ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΕΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ 24-26 GHz

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   2000

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

# ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                                       3

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  - ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                            4

  - ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ                                                                4

  - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ                                                                           5

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

##### Η ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΙΑ

2.1  ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                  6

2.2  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΙΚΑΣ                                                      6

2.3  ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΚΕΡΑΙΑΣ                                8

2.4  ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΗΣ ΕΛΙΚΑΣ                                     9

2.5  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΩΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ                 10

###### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 24-26 GHz

3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ                                                                                                      12

3.2  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ                                                               13

3.3  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ                                        14

  - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ     ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟΥ                                                                                                        14

3.5   ΣΥΣΧΈΤΙΣΗ      ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ      ΚΑΙ      ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ                     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ                 28

3.6  ΜΕΤΡΗΣΗ   ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ   ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ   ΕΙΣΟΔΟΥ   ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ                                                                                                         29

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία, με την ευρύτερη έννοια της λέξεως, καθίσταται σαφής και επιτακτική απο τα πρώτα ,κιόλας , δείγματα ζωής του στον πλανήτη.Η εξέλιξη των επιστημών ,του πολιτισμού αλλά και η ανάπτυξη της ανθρώπινης διανόησης στο σύνολο της βασίζονται στην ατέρμονη ανταλλαγή απόψεων ,γνώσεων ,εμπειριών και προβληματισμών η οποία πραγματοποιείται χάρη στην ύπαρξη των ποικιλόμορφων επικοινωνιακών μέσων που μέχρι σήμερα έχει επινοήσει η εξελικτική δύναμη του ανθρώπου.Τα επιτεύγματα , συνεπώς ,του τομέα της επιστήμης των ηλεκτρολόγων μηχανικών που ασχολείται με την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων επικοινωνιακών αναγκών και απαιτήσεων του ατόμου-κοινωνου της σύγχρονης πραγματικότητας ,αποτελούν δίκαια μια από τις πλέον ανθρωποκεντρικές εφαρμογές του αναπτυσόμενου τεχνολογικού πολιτισμού.

Η ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στα συστήματα επικοινωνιών στο δεύτερο ,κυρίως, μισό του αιώνα που τελειώνει υπήρξε εκπληκτική καθώς το έναυσμα που δώθηκε το 1888 από τον Heinrich Hertz με την εφεύρεση των πρώτων κεραιών, ενέπνευσε τους επιστήμονες του 20ου αιώνα  ώστε η σύγχρονη έρευνα αναφορικά με τη σχεδίαση συστημάτων ασύρματης ζεύξης να εμφανίζει αλματώδη πρόοδο και να καθιστά υλοποιήσιμες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές που στο πρόσφατο παρελθόν εκλαμβάνονταν ως ουτοπία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                1ο.

#### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  - ΓΕΝΙΚΑ. Ο όρος μικροκύματα καθιερώθηκε στη δεκαετία 1935-45 σαν αποτέλεσμα της ολοένα και αυξανόμενης απαίτησης για διεύρυνση του χρησιμοποιούμενου ηλεκτομαγνητικού φάσματος.Ως μικροκύματα εκλαμβάνονται πλέον οι ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις των οποίων το φάσμα συχνοτήτων  εντοπίζεται μεταξύ του 1GHz και των 1000GHz.Σε υψηλότερες συχνότητες αναφερόμαστε στην υπέρυθρη ακτινοβολία ενώ για συχνότητες κάτω του 1GHz έχουμε τα ραδιοκύματα.

Η έρευνα αναφορικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι μικροκυματικές συχνότητες στη διεύρυνση των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον τόσο από ακαδημαϊκής (εργαστηριακής) απόψεως όσο και σε επίπεδο εμπορικών εφαρμογών.Για το λόγο αυτό και ιδιαίτερα με την έξαρση των δορυφορικών συστημάτων πραγματοποιούνται πολυδάπανες μελέτες αναφορικά με πολύπλοκα και εξιδανικευμένα μικροκυματικά στοιχεία.

1.2 ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και κατασκευή μιας μικροκυματικής κεραίας στην περιοχή των συχνοτήτων μεταξυ 24-26GHz.

Κεντρικό άξονα της αρχικής θεωρητικής μελέτης αποτέλεσε η απαίτηση η τελική διάταξη να είναι πρακτικά πραγματοποιήσιμη στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Εργαστηρίου Κινητών Επικοινωνιών του Ε.Μ.Π.,ώστε να καταστεί εφικτή η ουσιαστική αποπεράτωση της μελέτης που απαιτούσε την επίδειξη ορθής λειτουργίας της κεραίας στον επιβλέποντα καθηγητή και τους συνεργάτες του.

Η προσπάθεια ανεύρεσης σχεδιαστικών κατευθύνσεων ξεκίνησε μέσω του διαδικτύου ( internet ),όπου και αναζητήθηκαν ανάλογα εγχειρήματα τόσο σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού όσο και σε επίπεδο βιομηχανικής έρευνας.Το υλικό το οποίο συγκεντρώθηκε αξιολογήθηκε ώστε η μετέπειτα έρευνα να μην αποτελούσε παραλληλισμό κάποιου αλλου πειραματικού προγράμματος ,αλλά μια διαφορετική κατασκευαστική προσέγγιση του ζητούμενου θέματος.

  - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υπό μελέτη κεραίας αποτέλεσαν πρωταρχικό παράγοντα επιλογής μεθόδου σχεδίασης , καθώς λαμβανομένου υπ’όψιν του πολύ μικρού μήκους κύματος (13mm στα 24GHz και 12mm στα 26GHz ) έπρεπε να αναζητηθούν μέθοδοι οι οποίοι θα οδηγούσαν σε μοντέλα ρεαλιστικών μηχανικών διαστάσεων ικανών να κατασκευαστούν.Βάσει του σκεπτικού αυτού και με αφορμή ορισμένες δημοσιεύσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ιστοσελίδες πανεπιστιμιακών ιδρυμάτων (τα στοιχεία  των ηλεκτρονικών διευθύνσεων παρουσιάζονται στο τέλος της εργασίας μαζί με τη γενικότερη βιβλιογραφία) γύρω από τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελικοειδούς κεραίας ,άρχισε μια αναζήτηση αναφορικά με την συγκέντρωση στοιχείων σχετιζόμενων με το πώς μια κατάλληλη έλικα είναι δυνάτο να λειτουργήσει ως ελεγχόμενος ακτινοβολητής-δέκτης ,τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό-κατασκευαστικό επίπεδο.

Βασικό θεωρητικό υπόβαθρο στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε το βιβλίο του καθηγητή κ.John D.Kraus : “Antennas ,2ed” ,το οποίο αποτελεί και διεθνώς την αναφορά για όλες σχεδόν τις μελέτες γύρω από την ελικοειδή κεραία. Πολύτιμο υλικό αντλήθηκε , εξάλλου , και από δημοσιεύσεις επιστημονικών ομάδων με επιβλέποντα τον ίδιο καθηγητή  κ.Kraus ,o οποίος και προήγαγε κατά πολύ την έρευνα σχετικά με την ειδική αυτή μορφή κεραίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                 2o

Η ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΙΑ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ.  Τα πρώτα πειράματα αναφορικά με το αν μπορεί μια έλικα να χρησιμοποιηθεί σαν κεραία πραγματοποιήθηκαν το 1946 από τον καθηγητή κ.John D.Kraus στο εργαστήριο που βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού του.Το πρώτο δοκίμιο που κατασκεύασε ήταν ένα ελικοειδές πηνίο 7 σπειρών ,με περιφέραια 1λ ,το οποίο το τροφοδοτούσε μέσω ομοαξονικής γραμμής και επιπέδου γειώσεως από τον ταλαντωτή σε μήκος κύματος 12cm.Το αποτέλεσμα ήταν μια στενή δέσμη κυκλικά πολωμένης ακτινιβολίας από το ανοικτό άκρο,γεγονός το οποίο έδωσε νέες ελπίδες στον ευρηματικό ερευνητή.Χρειάστικαν πολλά χρόνια εκτενών μετρήσεων και υπολογισμών ώστε να εξαχθούν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τα χαρακτηριστικα ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εξαρτώνται από τα γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του εν λόγω ακτινοβολητή.

  - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΙΚΑΣ.  Η έλικα παρουσιάζει μια ιδιότητα αναφορικά με τη λειτουργία της σαν ακτινοβολητής η οποία την καθιστά πολύ ενδιαφέρουσα ως διάταξη.Συγκεκριμένα ,ενώ η έλικα είναι μια συνεχής μεταλλική  οντότητα ,μπορεί βάσει των χαρακτηριστικών λειτουργίας της να θεωρηθεί επίσης και σαν περιοδική δομή.Έτσι υποθέτοντας ότι μια έλικα n-σπειρών είναι μια ακροπυροδοτική συστοιχία n πηγών και υπολογίζοντας με το σκεπτικό αυτό το θεωρητικό διάγραμμα ακτινοβολίας της έλικας στηριζόμενος στις σχέσεις που διέπουν τις ακροπυροδοτικές συστοιχίες αυξημένης κατευθυντικότητας προκύπτουν αποτελέσματα πολύ κοντά στα πειραματικώς μετρούμενα αναφορικά με τη λειτουργία της έλικας.

Το σημαντικότερο και πιο ενδιαφέρον στοιχείο ,ωστόσο,είναι το γεγονός πως η κατάσταση αυξημένης κατευθυντικότητας της έλικας παραμένει σχεδόν αμετάβλητη για μεγάλο εύρος συχνοτήτων, υποδεικνύοντας ότι η ταχύτητα φάσεως της έλικας αλλάζει ακριβώς κατά το σωστό ποσοστό ,ώστε να διατηρούναι τα χαρακτηριστικά αυξημένης κατευθυντικότητας.Οι πειραματικές μετρήσεις ταχύτητας φάσεως κατά μήκος της έλικας επιβεβαίωσαν απόλυτα την παραπάνω διαπίστωση.Η έλικα, δηλαδή, ’κλειδώνει’ στην κατάσταση αυξημένης κατευθυντικότητας και επιτυγχάνει μια αυτόματη επαναρύθμισή της στην κατάσταση αυτή σε ένα πολύ μεγάλο  εύρος συχνοτήτων γύρω από την γεωμετρικά προσδιοριζόμενη κεντρική της συχνότητα. (αναφορά για τη σχέση της συχνότητας αυτής και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της έλικας παρουσιάζεται σε επόμενη ενότητα ).

Οι παραπάνω παρατηρήσεις καταγράφηκαν αρχικά από τον καθηγητή κ.Kraus στην περιοχή συχνοτήτων γύρω από τα 500MHz.Η ισχύ τους ,όμως , επιβεβαιώθηκε και πειραματικά στην περιοχή των μικροκυματικών συχνοτήτων , και ειδικότερα για κεντρικές συχνότητες έλικας της τάξης των 24 με 26GHz ,κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν βάσει ενός μεγάλου αριθμού δοκιμίων που κατασκευάσθηκαν και μελετήθηκαν στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΏΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

Η έλικα που χρησιμοποιήθηκε στις παραπάνω μετρήσεις αλλά και που τελικά αποτέλεσε το τελικό μοντέλο της υπό κατασκευής κεραίας μπορεί εξειδικευμένα να περιγραφεί σαν μια μονόκλωνη (φτιαγμένη από ένα μεταλλικό αγωγό,συνήθως χαλκό,χρυσό ή κράματα αυτών με άλλα κατάλληλα επιλεγμένα μέταλλα ) ελικοειδής κεραία αξονικού ρυθμού.Όπως θα γίνει αναφορά στο τέλος της εργασίας πολλά διαφορετικά είδη και παραλλαγές της ελικοειδούς κεραίας μελετούνται αυτή τη στιγμή διεθνώς καθώς η συγκεκριμένη μέθοδος σχεδίασης κεραιών παρουσιάζει πάρα πολλές δυνατότητες εξέλιξης και συνδυασμών προς δημιουργία νέων υβριδικών μοντέλων.

  - ΑΝΑΛΥΣΗ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ  ΚΕΡΑΙΑΣ. Η έλικα αποτελεί μια βασική τρισδιάστατη γεωμετρική μορφή.Η έλικα γεννάται μέσω της ελικοειδούς περιέλιξης μεταλλικού αγωγού σε ομοιόμορφο κύλινδρο      (υπάρχουν και ελικοειδείς κεραίες ειδικής μορφής οι οποίες κατασκευάζονται βάσει κυλινδρών μεταβλητής διατομής και παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ακτινοβολίας ανάλογα με το είδος της μεταβολής που παρουσιάζει η διατομή ) , η οποία γίνεται ευθύς αγωγός όταν ξετυλιχθεί ,κυλώντας τον κύλινδρο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια ,εξάλλου από τα άκρα της η έλικα προβάλλεται ως κυκλική στεφάνη ,έτσι μια έλικα συνδυάζει τις γεωμετρικές μορφές μιας ευθείας γραμμής ,ενός κύκλου ,και ενός κυλίνδρου με άμεσα αντίστοιχα χαρακτηριστικά ακτινοβολίας .Επίσης σε μια έλικα υφίσταται η έννοια της φοράς περιστροφής , οπότε και κάνουμε λόγο για δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη έλικα.

Προκειμένου να περιγράψουμε μια έλικα πρέπει να ορίσουμε κάποια βάσικά γεωμετρικά της μεγέθη τα οποία και παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

| D | Διάμετρος της έλικας |
| --- | --- |
| C | Περιφέρεια της έλικας =πD |
| S | Απόσταση μεταξύ σπειρών ή βήμα της έλικας |
| α | Γωνία βήματος =arctan(S/πD) |
| L | Μήκος μιας σπείρας |
| n. | Αριθμός σπειρών |
| A | Αξονικό μήκος =nS |
| d. | Διάμετρος του αγωγού της έλικας |

Πολλές φορές κατά τη σχεδίαση μιας ελικοειδούς κεραίας είναι πολύ βολικό να αναφερόμαστε στα γεωμετρικά μεγέθη της έλικας μετρούμενα σε μήκη κύματος στον ελεύθερο χώρο ,τότε τα αντίστοιχα μεγέθη συμβολίζοναι προσθέτοντας το δείκτη λ μετά από το σύμβολό τους π.χ :Cλ, Dλ, Lλ κτλπ.Με τον τρόπο αυτό τα σχέδια ελικοειδών κεραιών διαφορετικών τρόπων λειρουργίας εφαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικές κεντρικές ( κοντινές όμως ,ώστε να ισχύουν τα χαρακτηριστικά σχεδίασης) συχνότητες απλά με αναγωγή των γεωμετρικών μεγεθών στην συχνότητα που κάθε φορά μας ενδιαφέρει.

  - ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΗΣ ΕΛΙΚΑΣ. Θεωρείται αναγκαίο αρχικά να γίνει διάκριση μεταξύ των ρυθμών ακτινοβολίας και των ρυθμών διάδοσης.

Με τον όρο ρυθμός ακτινοβολίας αναφερόμαστε στη γενική μορφή του διαγράμματος μακρινού πεδίου μιας πεπερασμένης ελικοειδούς κεραίας.Δυο εξ’ αυτών είναι και τα πλέον ενδιαφέροντα: Ένας είναι ο αξονικός ρυθμός (ή ρυθμός δέσμης ) ακτινοβολίας (ρυθμός R1, με τη δέσμη στον άξονα  )  και ο άλλος είναι ο κανονικός ρυθμός ακτινοβολίας  (ρυθμός Ro, με το μέγιστο της ακτινιβολίας κάθετο στον άξονα.

Ο όρος ρυθμός μετάδοσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα κατά μήκος μιας άπειρης έλικας ,σαν η έλικα να αποτελεί μια άπειρη γραμμή μεταφοράς ή κυματοδηγό.

Ένας  ρυθμός μετάδοσης πρώτης τάξεως , ο οποίος παρουσιάζει μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων και καθορίζεται σαν ρυθμός Τ1 , είναι πιθανός όταν η περιφέρεια Cλ είναι της τάξεως του 1 .Για μικρές γωνίες βήματος ,αυτός ο ρυθμός έχει περιοχές από γειτονικό θετικό και αρνητικό φορτίο ,που χωρίζονται από περίπου μισή σπείρα όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα .Βρίσκεται ότι η ακτινοβολία από έλικες με περιφέρειες της τάξης του 1λ και με κάποιο αριθμό σπειρών n>2 , είναι σε μια καθορισμένη δέσμη με μέγιστο στη διεύθυνση του άξονα της έλικας .Έτσι αυτός ο τύπος λειτουργίας αποκαλείται ο ‘αξονικός ρυθμός’  ή ‘ρυθμός δέσμης’ , με συμβολισμό R1.Εξάλλου η ακτινοβολία από αυτή τη μονόκλωνη αξονικού ρυθμού ελικοειδή κεραία είναι κυκλικά πολωμένη ή σχεδόν έτσι.

  - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΩΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ .Η χρήση της ελικοειδούς κεραίας στην περιοχή των 100-500MHz υπήρξε ιδιαίτερα διαδεδομένη τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες .Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κινητά συνεργεία εξωτερικών μεταδόσεων  των τηλεοπτικών σταθμών τα οποία στην πλειοψηφία του χρησιμοποιούν μονόκλωνες ελικοειδής κεραίες αξονικού ρυθμού.

Αρκετά ενδιαφέρουσες , εξάλλου ,είναι και οι εφαρμογές κεραιών     ελικοειδούς σχεδίασης σε συστήματα δορυφορικών αναμεταδόσεων ,όπου και χρησιμοποιούνται ως διατάξεις τροφοδοσίας σε κατάλληλους παραβολικούς ανακλαστήρες.Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται και έντονη μελέτη γύρω από βιολογικές–ιατρικές εφαρμογές κεραιών ελικοειδούς σχεδίασης λόγω του πολύ ομοιογενούς κυκλικά πολωμένου πεδίου που αυτές παράγουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                                       3

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 24-26 GHz

  - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.  Η προσπάθεια σχεδίασης επικεντρώθηκε στην κατασκευή μιας, κατάλληλων διαστάσεων ,μονόκλωνης ,αξονικού ρυθμού ελικοειδούς κεραίας.Γενικά η κατασκευή ενός τέτοιου τύπου κεραίας παρουσιάζει μεγάλες ανοχές ,ωστόσο η συγκεκριμένη εφαρμογή λόγω  της πολύ υψηλής κεντρικής συχνότητας παρουσίαζε από την αρχή έντονη πολυπλοκότητα αναφορικά με το κατά πόσο τα θεωρητικά σχεδιαστικά στοιχεία θα ήταν δυνατό να επιτευχθούν κατασκευαστικά στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας.Δεν ήταν λίγες ,εξάλλου,  οι απόψεις που από την αρχή υποστήριζαν  με βεβαιότητα πως μια τέτοια κατασκευή δεν ήταν δυνατό να καταστεί επιτυχής στα πλαίσια του Εργαστηρίου Κινητών Τηλεπικοινωνιών του Ε.Μ.Π.

Είναι γεγονός ,ωστόσο ,πως κατά την πρακτική εφαρμογή του θεωρητικού μοντέλου το οποίο και θα παρουσιαστεί παρακάτω απαιτήθηκε σεβαστός χρόνος εργαστηριακών πειραματων και μετρήσεων ,κατασκευή μεγάλου αριθμού δοκιμαστικών κεραιών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προκειμένου να υπερπιδηθούν δυσκολίες σχετικές με την έλλειψη εξειδικευμένων μηχανολογικών εξαρτημάτων και λόγω της γενικότερης απαίτησης το κόστος του όλου εγχειρήματος να παραμείνει σε λογικά πλαίσια απαιτήθηκε ευρηματικότητα και αυτοσχεδιασμός, στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν είναι δυνατό να περιγραφούν .

  - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Κατά τη σχεδίαση μιας κεραίας ιδιαίτερη προσοχή οφείλεται να επιδικνύεται σε τέσσερις βασικές παραμέτρους ,όπως είναι το Εύρος Δέσμης ,η Απολαβή ,η Εμπέδηση και ο αξονικός λόγος.Έτσι για μια συγκεκριμένη εφαρμογή σε μια δεδομένη συχνότητα οι τιμές και η μεταβλητότητα των παραπάνω παραμέτρων καθορίζουν το χρήσιμο εύρος ζώνης.Ο αριθμός των σπειρών ,η γωνία βήματος της έλικας  καθώς και το σχήμα και το μέγεθος του επιπέδου γείωσης όπως και ο τρόπος τροφοδοσίας της διάταξης επιδρούν δραστικά στις παραμέτρους αυτές.Ωστόσο κατά τη διαδικασία της εργαστηριακής υλοποίησης της κεραίας κατέστη σαφές πως ορισμένες φορές ο σχεδιαστής είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει ορισμένους συμβιβασμούς αναφορικά με κάποιο σημαντικό μέγεθος προκειμένου να βελτιστοποιήσει κάποιο άλλο με μεγαλύτερο πρακτικό ενδιαφέρον.Εξάλλου ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν τα γεωμετρικά μεγέθη της έλικας και η μέθοδος τροφοδοσίας στα χαρακτηριστικά ακτινοβολίας γενικά περιγράφρεται θεωρητικά , ωστόσο σε πολλά από τα μοντέλα που κτασκευάστηκαν παρατηρήθηκαν φαινόμενα ακτινοβολίας τα οποία δεν κατέστη δυνατό να προβλεφθούν θεωρητικά ,η επίδραση των οποίων όμως σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε ευεργετική για τη λειτουργία της κεραίας.Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της αξονικής τροφοδοσίας της έλικας ,θέμα το οποίο αναμενώταν να δημιουργήσει έντονο πρόβλημα λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι μέθοδοι προσαρμογής στην περιοχή συχνοτήτων της τάξης των 25GHz ,παρά το γεγονός αυτό και αναζητώντας πρακτικά-κατασκευαστικά τεχνάσματα από άλλους ερευνητές που είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν με παρόμοιες κατασκευές ,καταλήξαμε σε απλές σχετικά λύσεις ,ρεαλιστικές στην εφαρμογή τους οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό εξασφαλισαν αντιστάσεις εισόδου των ακτινοβολητών της τάξης των 50Ω και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια .Σε παραγραφο που θα ακολουθήσει θα παρουσιάσουμε και αναλυτικές μετρήσεις που έγιναν σε  επιλεγμένα δοκίμια αναφορικά με την αντίσταση εισόδου που αυτά παρουσιάζουνν για ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων γύρω από την περιοχη των 24-26GHz.

  - ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Παρακάτω παρουσιάζονται απαρηθμιτικά σχεδιαστικές κατευθύνσεις αναφορικά τόσο με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά  όσο και με τα χαρακτηριστικά ακτινοβολίας μιας ελικοειδούς κεραίας αξονικού ρυθμού:

- Το μέγεθος του αγωγού από την περιέλιξη του οποίου προκύπτει η έλικα οφείλει να κυμαίνεται από 0.005λ μέχρι περίπου 0.05λ ή και μαγαλύτερο εάν αυτό καθίσταται δύνατο.

- Η περιφέρεια της έλικας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0.8λ<Cλ<1.2.

- Η γωνία βήματος της έλικας α εκφρασμένη σε μοίρες θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή τιμών από 12 έως 14 μοίρες (με μικρές ανοχές από 11 έως 15 μοίρες ).Σημειώνεται ότι οι King και Wong αναφέρουν πώς η μείωση της γωνίας βήματος της έλικας έχει σαν αποτέλεσμα ελαφρά υψηλότερη απολλαβή αλλά και μείωση του εύρους ζώνης σε σχέση με έλικες με μεγαλύτερη γωνία βήματος.

- Το επίπεδο γείωσης γενικά οφείλει να είναι επίπεδο ,κυκλικό ή τετράγωνο,με διάμετρο ή μήκος πλευράς τουλάχιστον 3λ/4,ωστόσο θεωρείται καλό όταν αυτό είναι κατασκευαστικά εφικτό και ειδικά  για τις συχνότητες που μας ενδιαφέρουν (24-26GHz) το επίπεδο γείωσης να είναι της τάξεως του 5λ.Ειδικότερα και άλλες μορφές επιπέδων γειώσεως είναι δυνατές προκειμένου ειδικών εφαρμογών ,όπως είναι γειώσεις κυπελοειδούς σχήματος ή ρηχής κοιλότητας.

  - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. Το σημαντικότερο βήμα κατά το συγκεκριμένο στάδιο της σχεδίασης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης καθενός εκ των παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω και ειδικότερα η προσπάθεια να αξιολογηθούν σχόλια και πειραματικές μελέτες αναφορικά με την λειτουργία της μονόκλωνης αξονικού ρυθμού ελικοειδούς κεραίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε αισθητά χομηλότερες συχνότητες από αυτές που αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη συγκεκριμένη εργασία ,(όλα τα στοιχεία και οι αναφορές που συλέχθηκαν από πλευράς συχνότητας κυμαίνονταν μεταξύ 50MHz μεχρι 2GHz ) .

Αρχικά κατασκευάσθηκαν διάφορα μοντέλα κεραιών ,πρώτα με τη βοήθεια του μαθηματικού πακέτου MATHCAD 7 PROFESSIONAL  της εταιρίας MATHSOFT APPLICATIONS ,και κατόπιν στο εργαστήριο σε πραγματική κλίμακα ,όπου και ελέγχθηκε σε πρώτο στάδιο η δυνατότητα αγώγιμων υλικών όπως ο χαλκός και ο χρυσός ,επεξεργασμένων σε μορφή συρμάτων (διαμέτρου από 0.02λ έως και 0.2λ ) , να περιελίσονται με τη χρήση ειδικά επιλεγμένων οδηγών προκειμένου να λάβουν τη μορφή της ζητούμενης έλικας.

Οι επιλογές σχεδίασης που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο στάδιο της μελέτης αυτής στηρίχθηκαν κυρίως σε αναφορές και δημοσιεύσεις που εντοπίστηκαν σε παλαιότερα άρθρα του περιοδικού “IEEE Trans. Ants. Prop.”.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα θεωρητικό μοντέλο της έλικας και το διάγραμμα ακτινοβολίας του όπως αυτό προκύπτει βάσει των εξισώσεων που το περιγράφουν.

Η οποία για τις δεδομένες διαστάσεις λαμβάνει την τιμή:

Οι σχέσεις που ακολουθούν αναφορικά με το εύρος δέσμης ημίσειας ισχύος  ( HPBW ) και το εύρος δέσμης μεταξύ των πρώτων μηδενικών  ( BWFN ) είναι εμπειρικές και βασίζονται σε μεγάλο αριθμό μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν γύρω από τη μονόκλωνη αξονικού ρυθμού ελικοειδή κεραία :

Ακολουθούν οι αριθμητικές τους τιμές για τη συγκεκριμένη εφαρμογή :

Ακολουθεί το θεωρητικό διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας το οποίο προκύπτει βάσει των σχέσεων που ακολουθούν οι οποίες βασίζονται στη θεώρηση ότι λειτουργία της  ελικοειδούς κεραίας μπορεί να παραλληλιστεί με μια συστοιχία  στοιχειωδών ισοτροπικών σημειακών πηγών οι οποίες τροφοδοτούνται με σήματα κατάλληλης διαφοράς φάσεως.Παραθέτουμε το διάγραμμα ακτινοβολίας υπό δυο διαφορετικές οπτικές γωνίες ώστε να είναι πιο ολοκληρωμένη η εικόνα που παρέχει στον αναγνώστη.

Πέρα από την παραπάνω καθαρά θεωρητική προσέγγιση του μοντέλου της κεραίας παραθέτουμε παρακάτω και τα χαρακτηριστικά τριών δοκιμίων τα οποία παρουσίασαν εργαστηριακά την καλύτερη συμπεριφορά στην ευρύτερη περιοχή συχνοτήτων γύρω από τα 24-26GHz.Σημειώνουμε ότι συνολικά κατασκευάστηκαν και μελετήθηκαν πάρα πολά δοκίμια κυρίως από σύρμα κράματος χαλκού διαμέτρου 1,5mm (κατασκευάστηκαν και ορισμένα από σύρμα χρυσού τα οποία όμως δεν παρουσίασαν ιδιαίτερα βελτιωμένα χαρακτηριστικά ακτινοβολίας ώστε να δικαιολογείται το σημαντικά μεγαλύτερο κόστος ) εκ των οποίων επιλέχθηκαν τρια ζευγάρια τα οποία και ερευνήθηκαν περαιτέρω.Το κάθε ζευγάρι αποτελείται από δυο ιδίων διαστάσεων κεραιών ( με κάποιες μικρές ανοχές λόγω της χειροποίητης κατασκευής τους ) , όπου κατά τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η μια κεραία ως πομπός και η άλλη ως δέκτης .Κάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εσωτερικό χώρο του εργαστηρίου χωρίς κάποιας μορφής ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ,με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες παρεμβολές από πειράματα που εντοπίζονταν σε γειτονικούς χώρους του κτιρίου.

Προκειμένου τα συμπεράσματα που καταγράφονταν να είναι όσο το δυνατό πιο ασφαλή οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν πολλές φορές και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ώστε να καθίσταται δύνατή μια προσεγγιστική εκτίμηση του μεγέθους των παρεμβολών σε σχέση με το επιθυμητό σήμα από του μελετούμενου  δοκιμίου πομπού.Εξάλλου, προκειμένου να απομονώσουμε ακόμα περισσότερο τις μετρήσεις μας από τις παρεμβολές και δεδομένου ότι πειραματιστήκαμε κυρίως με δοκίμια σχετικά υψηλής κατευθυντικότητας τα οποία τοποθετούνταν ευθυγραμισμένα κατά την αξονική διεύθυνση της έλικας (πραγματοποιήθηκαν και πολλές μετρήσεις υπό διάφορες γωνίες ,όπου εκεί όμως το πρόβλημα των παρεμβολών υπήρξε πιο έντονο δεδομένου ότι και το επιθυμητό σήμα ήταν ασθενέστερο ) χρησιμοποιήσαμε ως γείωση της κεραίας φύλα χαλκού τετράγωνα ή κυκλικά πλευράς –διαμέτρου (αντίστοιχα ) 15cm περίπου τα οποία προσαρμόστηκαν στη βάση της κεραίας στο σημείο τροφοδοσίας , σε  κατασκευή η οποία δε θα προορίζεται γαι μετρήσεις αλλά για κανονική χρήση το επίπεδο γείωσης βέλτιστο θα ήταν να αποτελείται από λεπτό χάλκινο δίσκο διαμέτρου το πολύ 5cm .

- ΔΟΚΙΜΙΟ                                      1

- ΔΟΚΙΜΙΟ                                2

Εξάλλου το διάγραμμα ακτινιβολίας μιας ελικοειδούς κεραίας με τόσες πολλές σπέιρες (η οποία θα παρουσίαζε και πολύ μεγάλλη κατευθυντικότητα θα είχε τη μορφή του σχήματος που ακολούθεί:

- ΔΟΚΙΜΙΟ                                    3

  - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει να παρατηρήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλονται τα ανηγμένα στο μήκος κύματος γεωμετρικά μεγέθη της έλικας (Cλ, Dλ, Sλ, Lλ ) όταν  μια δεδομένων πραγματικών διαστάσεων έλικα ,έστω το πρώτο δοκίμιο, τίθεται σε λειτουργία σε διαφορετικές συχνότητες  γύρω από την περιοχή της κεντρικής συχνότητας για την οποία έχει σχεδιαστεί .Η μελέτη αυτή εμφανίζει και έντονη πρακτική εφαρμογή ,καθώς αποτελεί και κριτήριο του κατα πόσον η κεραία που κατασκευάζεται είναι δυνατό να λειτουργήσει ορθά και προβλέψιμα σε μεγάλο φάσμα συχνοτήτων και συνεπώς προσφέρεται για πληρέστερη εκμετάλλευση της περιοχής συχνοτήτων γύρω από την κεντρική της.Φανταστείτε να κατασκευάζαμε μια  κεραία η οποία να λειτουργούσε τέλεια μόνο στην κεντρική συχνότητά της και να αποσυντονιζόταν τελείως στην περιοχή γύρω από αυτή,τότε θα είχαμε μια κατασκευή πολύ ειδικών εφαρμογών με μειωμένο πρακτικό ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς τις απαιτήσεις για μεγάλο όγκο δεδομένων και συνεπώς μεγάλο φάσμα συχνοτήτων που απότελουν τη βάση των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.Παραθέτουμε παρακάτω ένα πίνακα που προυσιάζει τη μεταβολή των ανηγμένων μεγεθών του πρώτου δοκιμίου καθώς επίσης και τις μεταβολές σε δύο θεωρητικά υπολογιζόμενα χαρακτηριστικά του όπως είναι η κατευθυντικότητα και το εύρος δέσμης ημίσειας ισχύος ( HPBW ).

| F | λ | Sλ | Dλ | Cλ | Lλ | aa | Dir | HPBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,02 | 0,14 | 0,225 | 0,7065 | 0,720238 | 11,21421 | 10,06271 | 56,78538 |
| 16 | 0,01875 | 0,149333 | 0,24 | 0,7536 | 0,768253 | 11,21421 | 12,2124 | 51,54582 |
| 17 | 0,017647 | 0,158667 | 0,255 | 0,8007 | 0,816269 | 11,21421 | 14,64832 | 47,06521 |
| 18 | 0,016667 | 0,168 | 0,27 | 0,8478 | 0,864285 | 11,21421 | 17,38836 | 43,1981 |
| 19 | 0,015789 | 0,177333 | 0,285 | 0,8949 | 0,912301 | 11,21421 | 20,4504 | 39,833 |
| 20 | 0,015 | 0,186667 | 0,3 | 0,942 | 0,960317 | 11,21421 | 23,85234 | 36,88319 |
| 21 | 0,014286 | 0,196 | 0,315 | 0,9891 | 1,008333 | 11,21421 | 27,61207 | 34,28029 |
| 22 | 0,013636 | 0,205333 | 0,33 | 1,0362 | 1,056349 | 11,21421 | 31,74747 | 31,96976 |
| 23 | 0,013043 | 0,214667 | 0,345 | 1,0833 | 1,104364 | 11,21421 | 36,27643 | 29,90761 |
| 24 | 0,0125 | 0,224 | 0,36 | 1,1304 | 1,15238 | 11,21421 | 41,21685 | 28,05799 |
| 25 | 0,012 | 0,233333 | 0,375 | 1,1775 | 1,200396 | 11,21421 | 46,58661 | 26,39146 |
| 26 | 0,011538 | 0,242667 | 0,39 | 1,2246 | 1,248412 | 11,21421 | 52,4036 | 24,88361 |
| 27 | 0,011111 | 0,252 | 0,405 | 1,2717 | 1,296428 | 11,21421 | 58,68571 | 23,51407 |
| 28 | 0,010714 | 0,261333 | 0,42 | 1,3188 | 1,344444 | 11,21421 | 65,45083 | 22,2657 |
| 29 | 0,010345 | 0,270667 | 0,435 | 1,3659 | 1,392459 | 11,21421 | 72,71685 | 21,12401 |
| 30 | 0,01 | 0,28 | 0,45 | 1,413 | 1,440475 | 11,21421 | 80,50166 | 20,07666 |
| 31 | 0,009677 | 0,289333 | 0,465 | 1,4601 | 1,488491 | 11,21421 | 88,82315 | 19,11309 |
| 32 | 0,009375 | 0,298667 | 0,48 | 1,5072 | 1,536507 | 11,21421 | 97,6992 | 18,2242 |
| 33 | 0,009091 | 0,308 | 0,495 | 1,5543 | 1,584523 | 11,21421 | 107,1477 | 17,40213 |
| 34 | 0,008824 | 0,317333 | 0,51 | 1,6014 | 1,632539 | 11,21421 | 117,1866 | 16,64007 |
| 35 | 0,008571 | 0,326667 | 0,525 | 1,6485 | 1,680554 | 11,21421 | 127,8337 | 15,93204 |

  - ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ. Κατά τις εργαστηριακές μετρήσεις ως είσοδο στην κεραία τροφοδοτούσαμε ημιτονικό σήμα  μέσω ομοαξονικού καλωδίου αντιστάσεως 50Ω,το οποίο προσαρμοζώταν στο άκρο της κεραίας ,το οποίο ήταν υποδοχή τύπου ‘SMA connector’ της εταιρίας RS-COMPONENTS με επίστρωση χρυσού κατάλληλο για συχνότητες της τάξης των 8 GHz ,σημειώνεται εδώ ότι ίσως με ένα SMA σχεδιασμένο για συχνότητες της περιοχής των 26GHz επιτυγχάνονταν καλύτερα αποτελέσματα (τέτοιου τύπου SMA αναζητήθηκε μέσω του διαδικτύου όμως δεν κατέστει δυνατό να εντοπιστεί εξάρτημα το οποίο να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη εφαρμογή ). Ωστόσο ήταν πολύ σημαντικό να διαπιστωθεί αν τα δοκίμια που είχαν κατασκευαστεί παρουσίαζαν αντίσταση εισόδου της τάξεως της γραμμής τροφοδοσίας ώστε να μην παρατηρούνται έντονα φαινόμενα ανάκλασης στο σημείο ένωσης τροφοδοσίας-κεραίας .

Οι μετρήσεις των αντιστάσεων εισόδου των τριών κεραιών παραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο μικροκυμάτων με χρήση του εξειδικευμένου αναλυτή δικτύων τύπου :HEWLETT   PACKARD  8510C  και της συνοδευτικής του συσκευής :8516A S-PARAMATER TEST-SET.Και οι δύο παραπάνω συσκευές είναι κατάλληλες για αξιόπιστες μετρήσεις μέχρι τα 40GHz .

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα τα παρουσιάσουμε υπό μορφή διαγραμμάτων διότι δεδομένου ότι οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τα 45MHz μέχρι τα 40GHz με βήμα περίπου 50MHz καθίσταται εύκολα αντιληπτό πως η παρακολούθηση του εξαγώμενου πίνακα τιμών δεν αποτελεί τον πλεον δόκιμο τρόπο εξαγωγής συμπερασμάτων.Τα διαγράμματα θα παρουσιαστούν με τη σειρά που τα έχουμε αριθμήσει.

- ΔΟΚΙΜΙΟ                 1

Με κόκκινη γραμμή σημειώνεται το πραγματικό μέρος της αντίστασης εισόδου και με μπλε το φαντστικό:

Παραθέτουμε τώρα το παραπάνω διάγραμμα εστιασμένο μεταξύ των 22GHz και 30GHz:

- ΔΟΚΙΜΙΟ                       2

Και σε αυτό το διάγραμμα ισχύουν οι χρωματικές διευκρινήσεις που αναφέραμε παραπάνω.

- ΔΟΚΙΜΙΟ                                    3

Το δοκίμιο αυτό παρουσίασε και την καλύτερη συμπεριφορά αναφορικά με την αντίσταση εισόδου όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η έρευνα στο διαδίκτυο αναφορικά με την ανεύρεση πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικών με την ελικοειδή κεραία  συνεχίστηκε και μετά το τέλος των εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στα δοκίμια που περιγράφησαν παραπάνω.Παραθέτουμε στο σημείο αυτό  ως παράρτημα (δεδομένου ότι η δημοσίευση αυτή εντοπίστηκε  μετά την ολοκλήρωση  της κυρίως μελέτης) την περίληψη μιας  δημοσίευσης (Antenna Compendium Volume 4 ,pp 64-68 , 1995, published by the ARRL ) του καθηγητή κ. D.T. Emerson (National Radio Astronomy Observatory ) ,σύμφωνα με την οποία υπάρχει διαφωνία στους ερευνητικούς κύκλους αναφορικά με το κέρδος της ελικοειδούς κεραιάς.

Το άρθρο στηρίζεται στα αποτελέσματα μελέτης ενός αριθμητικού μοντέλου υπολογισμών αναφορικά με την ελικοειδή κεραία.Το μοντέλο NEC-2  χρησιμοποιήθηκε για τη μοντελοποίηση  10.000 διαφορετικών  κεραιών τύπθ έλικας ,όπου με συστηματικό τρόπο μεταβάλλονταν τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά και καταγράφονταν οι επιδράσεις στο κέρδος τους και στην προσαρμογή τους στο σημείο τροφοδοσίας.Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή το μέγιστο δυνατό κέρδος είναι 4 με 5 dB χαμηλότερο από αυτο που προκύπτει από τους ισχύποντες θεωρητικούς υπολογισμούς,ενώ το κέρδος της κεραίας αυξάνει πιο αργά με την αύξηση του μήκους της έλικας από ότι αναφέρει η θεωρία που στηρίζεται στο βιβλίο του καθηγητή κ. John Kraus.

Μια εμπειρική έκφραση για το μέγιστο κέρδος μιας ελικοειδούς κεραίας σε συνάρτηση με το μήκος της σε μήκη κύματος σύμφωνα με τη μελέτη αυτή είναι η ακόλουθη:

Gmax(dB)  =  10.25  + 1.22*L  –  0.0726*L^2

Αυτή η σχέση ισχύει για μήκος έλικας από 2 έως 7 μήκη κύματος.

Ακολουθούν δύο διαγράμματα που προέκυψαν κατά τη μελέτη του μοντέλου NEC-2.

Στο παραπάνω διάγραμμα με NEC συμβολίζεται το κέρδος όπως προκύπτει από το μοντέλο NEC-2 ,με Κ όπως περιγράφεται από τους τύπους του Kraus, με  KW συμβολίζεται το κέρδος όπως προκύπτει από τις μετρήσεις των King και  Wong και με LW  το κέρδος όπως προκύπτει από την θεωρία των Lee και Wong.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ

- ‘Antennas’ ,2ed ,John D.Kraus

- J.D.Kraus , ‘A 50-ohm Input Impedance for Helical Beam Antannas’ , IEEE Trans. Ants. Prop.,AP-25,913,Νοέμβριος 1977.

- D. J. Angelakos & D. Kajfez , ‘Modifications on the Axial Mode Helical Antenna’, Proc. IEEE, 55,558-559,Απρίλιος 1967.

- R. G. Vaugham & J. B. Anderson , ‘Polarization Properties of the Axial Mode Helix Anntena’ ,IEEE Trans. Ants. Prop. ,AP-33, 10-20, Ιανουάριος 1985.

- Η.Nakamo, Y.Samada & J. Yamauchi , ‘Axial Mode Helical Antennas’ , IEEE Trans.Ants. Prop.,AP-34, 1143-1148, Σεπτέμβριος 1986.

- Η.Nakamo, Y.Samada , J. Yamauchi & T. Yamane , ‘Helical Antenna with Increased Power Gain’ , IEEE AP-S Int. Symp. 1,417-420,1984.

- QMN Antenna Group Homepage       (http://www.elec.qmw.ac.uk/antenna/)

- Performance of the QHA  (http://www.ee.surrey.ac.uk/Personal/A.Agius/qha-perf.html)

- Page 50 Helical Antennas (http://www.seaveyantenna.com/catalog/p.50/pg50.html)

- ND TOROIDAL HELLICAL ANTENNA (http://www.itechfin.com/in-prod3.html)

- NASA Tech Tracs Tecnologies (http://www.technology.nasa.gov/)

- Gain of Helix (http://www.tuc.nrao.edu/~demerson/helixgain/helix.html)

# Text boxes

Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο  Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ