###### ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Επίδραση των Παρεμβολών στη Διαθεσιμότητα και την Αξιοπιστία των Συστημάτων Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης, LMDS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

Πέτρου, Β. Σκουλουδάκη

Επιβλέπων :  Παναγιώτης Κωττής

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούλιος 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	  6

ABSTRACT	  8

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ LMDS	11

  - Τι είναι το LMDS	11

  - Υπηρεσίες	13

  - Αποδιδόμενο φάσμα	15

  - Τεχνικές αμφίδρομης επικοινωνίας	16

  - Επιλογές πρόσβασης στο ασύρματο κανάλι	17

  - Ψηφιακή διαμόρφωση	18

  - Τεχνική αναχρησιμοποίησης συχνότητας	20

  - Θέματα διάδοσης και κάλυψη κυψέλης LMDS	21

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

# ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LMDS	25

  - Είδη παρεμβολών	25

  - Πηγές ομοδιαυλικής παρεμβολής ή παρεμβολής λόγω μετάδοσης εκτός ζώνης	27

  - Κάλυψη και παρεμβολή	27

  - Ποιότητα υπηρεσίας 	28

  - Απαίτηση για αξιοπιστία της ζεύξης	28

  - Τρόπος χειρισμού της παρεμβολής 	30

  - Αποδεκτή στάθμη παρεμβολής	30

  - Λόγος Φέροντος προς Παρεμβολή	31

  - Σενάρια παρεμβολών	35

2.10 Τρόποι αποφυγής φαινομένων παρεμβολής	41

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

# ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΘΟΥΣ ΣΕ ΔΕΚΤΗ LMDS ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ	43

3.1 Περιγραφή του προβλήματος	43

3.2 Ρυθμός λανθασμένων ψηφίων και πιθανότητα λανθασμένων ψηφίων	44

3.3 Υπολογισμός της πιθανότητας λανθασμένων ψηφίων	44

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

# ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ LMDS	57

4.1 Απόσβεση των σημάτων λόγω φαινομένων βροχόπτωσης	57

4.2 Διαθεσιμότητα και αξιοπιστία ζεύξεων LMDS	58

4.3 Συνθήκη επίδοσης χειρότερης μιας δεδομένης στάθμης	60

4.4 Συνθήκη μη διαθεσιμότητας	62

4.5 Εκφράσεις μεγεθών διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας	63

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΗΣ	65

5.1 Περιγραφή του μέσου βροχής	65

5.2 Ειδική απόσβεση	66

# 5.3 Πιθανοτική ανάλυση απόσβεσης σήματος επίγειας ζεύξης χωρίς παρεμβολή	67

# 5.4 Πιθανοτική ανάλυση απόσβεσης χρήσιμου και παρεμβαλλόμενου σήματος επίγειας

# ζεύξης	70

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ LMDS	75

6.1 Μετασχηματισμοί των εκφράσεων των μεγεθών διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας	75

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

# ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	79

7.1 Χρόνος υπέρβασης δεδομένης στάθμης πιθανότητας λάθους και χρόνος θέσης του συστήματος εκτός λειτουργίας 	79

7.2 Μάσκες επίδοσης σε συστήματα LMDS	85

7.3 Επίδραση παραμέτρων στην τιμή του λόγου Ebc/no για την επίτευξη ορισμένης επίδοσης.	95

7.4 Εφαρμογή του μοντέλου σε ευρωπαικές και ελληνικές πόλεις.	101

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	107

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	110

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ	112

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ	116

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε	121

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	122

# ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	124

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, και ιδιαίτερα για υπηρεσίες ευρείας ζώνης (γρήγορη πρόσβαση στο Internet, υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, βίντεο, συνομιλία σε πραγματικό χρόνο). Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους νέους παροχείς των υπηρεσιών οι οποίοι επιθυμούν τη γρήγορη,εύκολη και φθηνή εγκατάσταση του εξοπλισμού τους. Παράλληλα, οι εταιρίες κινητών επικοινωνιών επιζητούν έναν οικονομικά συμφέρων τρόπο διασύνδεσης των σταθμών βάσης. Η λύση, που προτείνεται τα τελευταία χρόνια από την πλευρά των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τις αστικές και ημιαστικές περιοχές, είναι η τεχνολογία LMDS (Local Multipoint Distribution System), δηλαδή η ασύρματη σύνδεση σταθερών σημείων σε τοπικό επίπεδο, για την αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών υψηλού όγκου. Το γεγονός ότι οι χαμηλές μικροκυματικές φέρουσες συχνότητες είναι σχεδόν πλήρως κατειλλημένες, σε συνδυασμό με την απαίτηση για μεγαλύτερο εύρος ζώνης, οδηγεί στην επιλογή συχνοτήτων άνω των 20GHz για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών.

Σε όλα τα ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφεται από δύο βασικούς όρους,τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία του συστήματος. Για τα ασύρματα συστήματα που λειτουργούν σε συχνότητες άνω των 10GHz, η βροχή αποτελεί τον κυρίαρχο μηχανισμό διαλείψεων. Παράλληλα, η επέκταση των συστημάτων σταθερής πρόσβασης, αλλά και η συνύπαρξη με άλλα ασύρματα συστήματα στην ίδια φασματική περιοχή, οδηγούν σε προβλήματα παρεμβολών. Οι παρεμβολές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη θεώρηση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας ενός συστήματος. Σκοπός, λοιπόν,της εργασίας αυτής είναι η αναλυτική εξέταση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας ενός συστήματος LMDS υπό συνθήκες βροχής, παρουσία μη επιθυμητού, παρεμβαλλόμενου σήματος από γειτονικό δίαυλο LMDS.

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η τεχνολογία LMDS και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων.Το κεφάλαιο κλείνει με μια ενότητα σε θέματα διάδοσης και κάλυψης κυψελών.

Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται σε ζητήματα παρεμβολών που αφορούν τα συστήματα LMDS. Κλείνοντας δίνονται κάποια πιθανά σενάρια παρεμβολών και αποτελεσματικοί τρόποι αποφυγής προβλημάτων παρεμβολής.

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η γεωμετρία του προβλήματος. Γίνεται η βασική υπόθεση ότι η μετάδοση των δεδομένων γίνεται με χρήση ψηφιακής διαμόρφωσης QPSK. Στη συνέχεια υπολογίζεται η πιθανότητα εσφαλμένης αποκωδικοποίησης ψηφίου στο δέκτη ενός συνδρομητή, λαμβάνοντας υπόψη την παρεμβολή από άλλο σταθμό βάσης.

Στο κεφάλαιο 4 δίνονται αναλυτικά οι ορισμοί των μεγεθών διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας, και οι εκφράσεις αυτών.

Το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει τη στοχαστική ανάλυση για την απόσβεση του χρήσιμου και παρεμβαλλόμενου σήματος ζεύξεων LMDS. H ανάλυση βασίζεται στη χρήση του μοντέλου των συνεκτικών βροχοπυρήνων και τη λογαριθμοκανονική υπόθεση για τη στατιστική της σημειακής έντασης της βροχής.

Το κεφάλαιο 6 περιέχει τις τελικές σχέσεις προσδιορισμού των μεγεθών διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας, οι οποίες προκύπτουν με απλές αλγεβρικές πράξεις.

Τέλος, στο κεφάλαιο 7 δίνονται αριθμητικά αποτελέσματα για διάφορες κλιματικές ζώνες, μήκη ραδιοδρόμων, γωνίες διαχωρισμού και χρόνους εκτός λειτουργίας ενός συστήματος LMDS. Το κεφάλαιο κλείνει με την εφαρμογή του μοντέλου για ευρωπαϊκές και ελληνικές πόλεις, χρησιμοποιώντας τους πρόσφατα προτεινόμενους από την ITU-R χάρτες βροχής.

Θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Π. Κωττή για την πολύτιμη συμβολή του και την άριστη συνεργασία μας, καθώς και το διδάκτορα κύριο Α. Παναγόπουλο για τις σημαντικές υποδείξεις και τη διαρκή βοήθειά του κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

ABSTRACT

During the last years it is observed a continuously growing demand for voice and data services, and for broadband services (fast Internet access, high speed data transmission, video, real-time communication). This fact is a great challenge for the new service providers and the network operators who wish a fast, easy and cheap installation of their equipment. In addition, mobile network operators seek for a cost-effective solution to link base stations. A proposed solution is a wireless telecommunications system, particularly effective in the urban and semi-urban areas called LMDS technology (Local Multipoint Distribution System), which refers to the wireless connection of fixed subscribers, inside a cell, for the information transmission through a high-capacity channel. The low microwave frequencies are almost completely occupied, and the demand for bandwidth leads to the allocation of frequencies above 20GHz for the operation of these systems.

In all digital communications systems the quality of provided service is described with two basic terms, the availability and the reliability of the system.  ¶For wireless systems operating at frequencies above 10 GHz, rain is the dominant propagation fading mechanism. The extension of fixed wireless access systems and the coexistence with other wireless networks operating at the same frequency band, result in interference problems. Interference effects must be taken into account when system’s availability and reliability are concerned. The subject of this thesis, is the analytical examination of the availability and the reliability on an LMDS suffering from adjacent LMDS interference under rain fades.

In chapter 1 LMDS technology is presented, as well as various characteristics of these systems. The chapter ends with a paragraph on propagation and cell-coverage issues.

Chapter 2 refers to interference issues on LMDS systems. At the end, possible interference scenarios and effective countermeasures to avoid interference are given.

¶In chapter 3 the configuration of the problem under consideration is presented. The fundamental assumption that data are transmitted using QPSK modulation is made. Then the Bit Error Probability is calculated in a subscriber’s receiver, suffering from interference by another base station. ¶

Chapter 4 includes the analytical definitions of availability and reliability and their expressions in probabilistic terms. ¶

Chapter 5 includes the statistical analysis of the induced rain attenuation on microwave LMDS links of the wanted and interfering signal. The whole procedure is based on the convective raincell model for the rainfall spatial structure and the lognormal assumption for the point rainfall rate statistics.

Chapter 6 contains the final expressions for the calculation of availability and reliability, which are obtained by straightforward algebra.

Finally, in chapter 7 numerical results for various climatic regions, path lengths, angular separations and outage times of the LMDS are presented. The chapter ends with the application of the model in European and Greek cities using the recently proposed ITU-R rainmaps.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ LMDS

  - Τι είναι το LMDS

Το σύστημα LMDS είναι ένα ασύρματο τηλεπικοινωνιακό σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας για παροχή υπηρεσιών ευρείας ζώνης που λειτουργεί κυρίως στην περιοχή           24-31 GHz. Βασίζεται στην τεχνολογία μετάδοσης σημείου προς πολλά σημεία (PMP), ενώ η μετάδοση πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον οπτικής επαφής (Line-of-Sight).Τα LMDS συστήματα χρησιμοποιούν κυψελωτή αρχιτεκτονική, όπως τα συστήματα κινητών εποικοινωνιών, με τη διαφορά ότι παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερούς χρήστες και όχι σε κινητούς.Κάθε σταθμός βάσης αποτελεί το συνεκτικό κρίκο μεταξύ του τοπικού χρήστη και του δικτύου κορμού (Σχήμα 1.1).Τα συστήματα LMDS μπορούν να προσφέρουν ρυθμούς μέχρι και 622Mbps, αφιερώνοντας ένα μεγάλο μέρος του δεσμευμένου φάσματος (100-112ΜHz) σε ένα μόνο χρήστη. Ωστόσο, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών προτιμούν να προσφέρουν ρυθμούς γύρω στα 10Mbps προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των συνδρομητών τους.

Τα ασύρματα δίκτυα σταθερής πρόσβασης που βασίζονται σε ζεύξεις σημείου προς σημείο χρησιμοποιούνται ευρέως και σήμερα με σκοπό να εξασφαλίσουν ζεύξεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ κόμβων υψηλού φορτίου. Οι πρόσφατες, όμως, εξελίξεις στην τεχνολογία μετάδοσης σημείου προς πολλά σημεία προσφέρουν στους παροχείς υπηρεσιών ένα τρόπο να παρέχουν ασύρματη τοπική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας που είναι πολύ πιο οικονομική και γρήγορη στην υλοποίηση συγκριτικά με εκείνη της οπτικής τεχνολογίας.Επιπρόσθετα,  ένα μεγάλο μέρος του κόστους του ασύρματου δικτύου που είναι η τεχνική υποδομή δεν επιβαρύνει τον παροχέα μέχρι τη στιγμή εγκατάστασης του συνδρομητικού εξοπλισμού.Γι’ αυτό και το LMDS θεωρείται μια πολύ αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα του “τελευταίου μιλίου” (last mile problem) για πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλού εύρους ζώνης.

Επιπλέον, τα συστήματα LMDS είναι επεκτάσιμα . η περιοχή κάλυψης μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη περισσότερων σταθμών βάσεων ή με τη διαίρεση μιας υπάρχουσας κυψέλης προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξανόμενη ζήτηση των πελατών. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η επέκταση του δικτύου περιπλέκονται από ζητήματα παρεμβολών συχνοτήτων, τα οποία έχουν επιπτώσεις στην τοποθέτηση των σταθμών βάσεων και το εύρος των χρησιμοποιούμενων συχνοτήτων σε γειτονικές και κοντινές κυψέλες.

Internet

Κυψέλη 3

Δίκτυο Κορμού

ΑΤΜ

Κυψέλη 2

Κυψέλη 1

Σχήμα 1.1

Αρχιτεκτονική συστήματος LMDS

Η ονομασία LMDS αποτελεί ακρωνύμιο των παρακάτω λέξεων [1] :

| L (Local) | Υποδηλώνει ότι τα χαρακτηριστικά διάδοσης των μεταδιδόμενων σημάτων σε αυτό το φασματικό εύρος περιορίζουν την περιοχή κάλυψης σε μία κυψέλη. Σε μεγάλα αστικά κέντρα η ακτίνα μιας κυψέλης φτάνει μέχρι το πολύ τα 8km. Ο περιορισμός αυτός οφείλεται κυρίως στις υψηλές αποσβέσεις ελευθέρου χώρου και λόγω βροχοπτώσεων. Ωστόσο, αν και φαίνεται μειονέκτημαμ, εντούτοις επιτρέπουν να γίνεται επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων σε παρακείμενες κυψέλες. |
| --- | --- |
| M (Multipoint) | φανερώνει ότι τα σήματα μεταδίδονται με τη μέθοδο PMP,σημείου προς πολλά σημεία. Ο ασύρματος δρόμος από το συνδρομητή προς το σταθμό βάσης είναι μετάδοση PΤP,σημείου προς σημείο. |
| D (Distribution) | αναφέρεται στη διανομή σημάτων που μπορεί να αποτελείται από ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, δεδομένων Internet και βίντεο. |
| S (Service) | υπονοεί τη συνδρομητική φύση της σχέσης μεταξύ του χρήστη και του διαχειριστή.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω ενός δικτύου LMDS εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρησιακές επιλογές του διαχειριστή. |

  - Υπηρεσίες

Oι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω ενός συστήματος LMDS μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες :

- Υπηρεσίες μισθωμένης γραμμής(Leased Lines Services)

Παρέχεται Ε1/Τ1 ή τμηματική Ε1/Τ1 διαφανής σύνδεση μεταξύ τερματικού και σταθμού βάσης.Από την πλευρά του κυρίως δικτύου ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος μέσω διαρκούς διαθέσιμης σύνδεσης ΝxE1 ή Τ1.

Σχήμα 1.2

Υπηρεσίες μισθωμένης γραμμής

Συνήθεις εφαρμογές είναι :

- PBX διασυνδέσεις (για τηλεφωνία).

- Υπηρεσίες δεδομένων πάνω από μισθωμένες γραμμές για WAN σύνδεση βασισμένη σε μισθωμένες γραμμές μέσω συγκεντρωτών FRAD(Frame Relay),γεφυρών ή δρομολογητών.

- Διασύνδεση με κυψελωτό(2G/3G) / PCS / WLL δίκτυο.

  - Υπηρεσίες δεδομένων (Bursty Data Services)

Οι ενσωματωμένες TDMA και ATM τεχνολογίες επιτρέπουν τη δυναμική εκχώρηση φάσματος με αποτέλεσμα ο τελικός χρήστης να καταλαμβάνει μόνο το απαραίτητο εύρος ζώνης και όποτε αυτό χρειάζεται.Έτσι, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη μεταφερόμενη κίνηση. Η διεπαφή με το δίκτυο μπορεί να είναι OC-3/STM1 ή Ε3 UNI ATM.

Σχήμα 1.3

Υπηρεσίες δεδομένων ευρείας ζώνης

Συνήθεις εφαρμογές είναι :

- Internet.

- Intranet.

- LAN to LAN διασύνδεση.

  - Υπηρεσίες κυκλωμεταγωγικής τηλεφωνίας(Switched telephony)

Παρέχουν πρόσβαση στις επικοινωνίες κλασικής τηλεφωνίας ή ISDN.

Σχήμα 1.4

Υπηρεσίες κυκλωμεταγωγικής τηλεφωνίας

Συνήθεις εφαρμογές είναι :

- Πολλαπλές POTS γραμμές(POT : απλή αναλογική γραμμή).

- Πολλαπλές ISDN γραμμές βασικής πρόσβασης(2Β+D).

- ISDN πρωτεύουσα σύνδεση(30Β+2D) για PBX διασυνδέσεις.

  - Αποδιδόμενο φάσμα

Ένας μεγάλος αριθμός χωρών παγκοσμίως προσφέρει συχνότητες για εφαρμογές LMDS και το φάσμα αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Στις Η.Π.Α. [4] είναι διαθέσιμο σε δυο μπλοκ συχνοτήτων. Το πρώτο και μεγαλύτερο από τα δύο είναι το μπλοκ Α, το οποίο έχει φάσμα 1150MHz στις ακόλουθες περιοχές :

- 27.500 – 28.350 GHz

- 29.100 – 29.250 GHz

- 31.075 – 31.225 GHz

Tο μπλοκ B έχει φάσμα 150MHz και είναι δεσμευμένο ως εξής :

- 31.000 – 31.075GHz

- 31.075 – 31.225GHz

Στην Ευρώπη οι άδειες για τη λειτουργία συστημάτων LMDS είναι στην περιοχή συχνοτήτων  από 24GHz έως 31GHz. Επίσης , σε όλη την Ευρώπη είναι δεσμευμένη η ζώνη συχνοτήτων από 40.5GHz έως 43.5GHz για ένα αντίστοιχο σύστημα με την ονομασία MWS (Multimedia Wireless Systems) [5].

### Τεχνικές Αμφίδρομης Επικοινωνίας

Το σύστημα LMDS για να μπορεί να παρέχει αμφίδρομες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα πρέπει να υλοποιεί κάποια τεχνική αμφίδρομης επικοινωνίας. Οι δύο χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι η FDD και η TDD.

- Στην FDD τα δεδομένα που στέλνονται από το σταθμό βάσης (downlink) μεταδίδονται σε διαφορετική συχνότητα από ότι τα δεδομένα που στέλνονται από το χρήστη(uplink). Τα δύο κανάλια έχουν μεταξύ τους μια ζώνη συχνοτήτων διαχωρισμού για την αποφυγή παρεμβολών.

- Στην TDD τα δεδομένα από και προς το σταθμό βάσης μεταδίδονται στην ίδια συχνότητα , αλλά σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Μέχρι τώρα πολλές από τις υλοποιήσεις των συστημάτων LMDS βασίστηκαν σε υπάρχουσες προδιαγραφές(κυρίως από την οικογένεια των προδιαγραφών για Digital Video Broadcasting-DVB) για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πομποδέκτες που είναι σε μαζική παραγωγή και κατά συνέπεια φθηνοί. Οι πιο πολλές από αυτές υιοθετούν την τεχνική FDD. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η τεχνική TDD είναι πιο αποδοτική φασματικά και πιο ευέλικτη στην αλλαγή της τηλεπικοινωνιακής κίνησης προς και από το χρήστη. Τα στοιχεία αυτά είχαν θεωρηθεί λιγότερο σημαντικά από το κόστος του εξοπλισμού του χρήστη εξαιτίας του μεγάλου διαθέσιμου φάσματος και του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος της μεταφερόμενης κίνησης ήταν η μετάδοση τηλεοπτικών καναλιών. Όμως, οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν ότι η ζήτηση ταινιών από το σπίτι αντικαθιστά τον παραδοσιακό τρόπο παροχής τηλεοπτικών καναλιών μέσω μετάδοσης ευρείας κάλυψης. Επίσης, μεγάλη διασημότητα αποκτούν τα δίκτυα μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν ταινίες, μουσικά κομμάτια , λογισμικά προγράμματα και έτσι οι απαιτήσεις του τελικού χρήστη για μεγαλύτερο εύρος ζώνης στην προς τα άνω κατεύθυνση ολοένα και αυξάνονται. Τα παραπάνω φανερώνουν ότι θα υπάρξει ανάγκη για μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα της προς τα άνω και προς τα κάτω κατεύθυνσης επικοινωνίας για την ικανοποίηση των διαφορετικών απαιτήσεων του χρήστη. Κατά συνέπεια, οι αυξανόμενες ανάγκες για υψηλές ταχύτητες, και για τις δύο κατευθύνσεις επικοινωνίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το φάσμα στις μέρες μας είναι πολύτιμο φανερώνουν ότι η χρήση της τεχνικής TDD είναι αναπόφευκτη.

Συνοψίζοντας τα δυο είδη αμφίδρομης επικοινωνίας, προκύπτει ότι :

Α)	Η FDD είναι η καλύτερη επιλογή όταν :

Η τηλεπικοινωνιακή κίνηση είναι κυρίως ευρείας κάλυψης (broadcasting) ή όταν ο λόγος των ρυθμών στο uplink/downlink είναι σταθερός.

Η φασματική απόδοση είναι λιγότερο σημαντική από το κόστος εξοπλισμού.

Η τηλεπικοινωνιακή κίνηση είναι προβλέψιμη πριν την υλοποίηση.

Β)	Η TDD είναι η καλύτερη επιλογή όταν :

Η τηλεπικοινωνιακή κίνηση είναι καταιγιστική (π.χ. μετάδοση δεδομένων), ο λόγος των ρυθμών uplink/downlink είναι μεταβλητός, η κάλυψη ευρείας περιοχής (broadcasting) αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής τηλεπικοινωνιακής κίνησης.

Η φασματική απόδοση είναι περισσότερο σημαντική από το κόστος εξοπλισμού.

 Απαιτείται ευέλικτη λειτουργία.

  - Επιλογές πρόσβασης στο ασύρματο κανάλι

Καθώς ένας σταθμός βάσης πρέπει να επικοινωνεί με πολλούς συνδρομητές απαιτείται ένας τρόπος καταμερισμού του διαθέσιμου φάσματος μεταξύ των συνδρομητών (όταν επιλέγεται η τεχνική FDD) ή της διάρκειας μετάδοσης (όταν επιλέγεται η τεχνική ΤDD) τόσο για την άνω και όσο και για την κάτω κατεύθυνση.

Στην προς τα κάτω κατεύθυνση επικοινωνίας οι περισσότερες εταιρίες εφαρμόζουν την τεχνική TDM (Time Division Multiplexing) σε περιπτώσεις PTP και PMP, αντί της εναλλακτικής της FDM (Frequency Division Multiplexing) [6]. Όπως είναι φανερό και από τα ονόματά τους, στην πρώτη και ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική ο σταθμός βάσης εποικοινωνεί με κάθε χρήστη σε διαφορετικές χρονικές σχισμές. Αντίθετα, στη δεύτερη ο σταθμός βάσης επικοινωνεί ταυτόχρονα με ένα καθορισμένο αριθμό χρηστών βάσει του διαθέσιμου φάσματος στον καθένα.

Στην προς τα άνω κατεύθυνση επικοινωνίας η τεχνική TDMA(Time Division Multiple Access) χωρίζει χρονικά τις μεταδόσεις των χρηστών έτσι ώστε κάθε χρονική στιγμή ο σταθμός βάσης επικοινωνεί με ένα μόνο χρήστη.

Εναλλακτικά χρησιμοποιώντας την τεχνική FDMA(Frequency Division Multiple Access) σε κάθε συνδρομητή αφιερώνεται ένα κομμάτι του διαθέσιμου φάσματος, οπότε καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη μετάδοση των συνδρομητών.

Μια άλλη τεχνική πολλαπλής πρόσβασης, με δυνατότητα υποστήριξης λιγότερων χρηστών από την TDMA, είναι η CDMA(Code Division Multiple Access) [6]. Αυτή εμφανίζεται με δυο δυνατές εκδοχές : η ορθογωνική CDMA με ίδια χωρητικότητα με την TDMA και η μη ορθογωνική CDMA της οποίας η χωρητικότητα εξαρτάται από το πόση παρεμβολή είναι ανεκτή.

Μάλιστα, με την εμφάνιση των έξυπνων κεραιών η χρήση της τεχνικής TDMA παρουσιάζει μεγαλύτερο πλεονέκτημα έναντι των άλλων.Και αυτό γιατί οι έξυπνες κεραίες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν το διάγραμμα ακτινοβολίας στο χώρο (SDMA).

Σχήμα 1.5

TDM/TDMA μέθοδοι πρόσβασης

  - Ψηφιακή διαμόρφωση

Οι μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης είναι σχεδόν ίδιες για τις τεχνικές TDMA και FDMA με τη διαφορά ότι τα συστήματα TDMA εμφανίζουν μικρότερους ρυθμούς μετάδοσης συγκριτικά με τα FDMA συστήματα[1]. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται διάφορες FDMA τεχνικές διαμόρφωσης, ενώ δίνεται για κάθε μία το απαιτούμενο εύρος ζώνης για σύνδεση σταθερού ρυθμού 2 Mbps.

| Τεχνική Διαμόρφωσης | MHz για CBR σύνδεση 2 Mbps |
| --- | --- |
| BPSK | 2.8 |
| DQPSK | 1.4 |
| QPSK | 1.4 |
| 8-PSK | 0.8 |
| 4-QAM | 1.4 |
| 16-QAM | 0.6 |
| 64-QAM | 0.4 |

Πίνακας 1.1

Στον πίνακα 2 έχει υπολογιστεί η φασματική απόδοση για τρεις τεχνικές διαμόρφωσης.

| Τεχνική Διαμόρφωσης | Φασματική απόδοση (b/s/Hz) |
| --- | --- |
| 4- QAM | 1.5 |
| 16- QAM | 3.5 |
| 64- QAM | 5 |

Πίνακας 1.2

Για ακόμα καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου εύρους ζώνης οι διαχειριστές του δικτύου LMDS χρησιμοποιούν την τεχνική oversubscription[4]. Αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η πιθανότητα όλοι οι χρήστες σε ένα τομέα ή μια κυψέλη να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο ταυτόχρονα είναι μικρή. Έτσι, γίνεται ανάθεση του ίδιου φασματικού καναλιού ή χρονοσχισμής σε περισσότερους από ένα χρήστες. Όταν, για παράδειγμα, ο λόγος για το oversubscription γίνει 4:1 τότε η χωρητικότητα του τομέα/κυψέλης τετραπλασιάζεται.

Τέλος, ορισμένοι κατασκευαστές συστημάτων LMDS παρέχουν τρεις διαφορετικές τεχνικές διαμόρφωσης εντός της ίδιας κυψέλης με την ακτίνα κάλυψης καθεμίας αντιστρόφως ανάλογη του μεταφερόμενου φορτίου μέσω της τεχνικής αυτής. Και αυτό γιατί, όσο μεγαλύτερη είναι η φασματική απόδοση μιας τεχνικής, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο απαιτούμενος σηματοθορυβικός λόγος στο δέκτη(νόμος Shannon). Όπως δείχνει και το σχήμα (1.6) η διαμόρφωση QPSK έχει τη μεγαλύτερη εμβέλεια κάλυψης, ενώ η 64-QAM τη μικρότερη.

#### Σχήμα 1.6

#### Δυναμική προσαρμογή διαμόρφωσης ανάλογα με την απόσταση κάλυψης

  - Τεχνική Αναχρησιμοποίησης Συχνότητας

Για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων χωρητικότητας στα συστήματα LMDS, προκύπτει η ανάγκη εφαρμογής μεθόδων αναχρησιμοποίησης συχνότητας. Για το σκοπό αυτό κάθε κυψέλη διαιρείται περαιτέρω σε τομείς (sectors) καθώς επίσης το διαθέσιμο εύρος ζώνης συχνοτήτων διαχωρίζεται σε υποζώνες (sub-bands). Με τον τρόπο αυτό δύο γειτονικοί τομείς θα λειτουργούν σε διαφορετικές υποζώνες. Ως παράγοντας αναχρησιμοποίησης συχνότητας FR (Re- use Factor) ορίζεται ο λόγος του αριθμού των τομέων μιας κυψέλης προς τον αριθμό των διαφορετικών υποζωνών που χρησιμοποιούνται σε αυτή. Για παράδειγμα, σε μια κυψέλη που χωρίζεται σε 6 τομείς και περιλαμβάνει 3 διαφορετικές υποζώνες(σχ. 1.7α) θα είναι FR=6/3=2.

Η αναχρησιμοποίηση μιας υποζώνης συχνοτήτων στην ίδια (ή σε γειτονική) κυψέλη έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων παρεμβολής, αφού οι πλευρικοί λοβοί ακτινοβολίας των κεραιών δε γίνεται πρακτικά να μηδενιστούν . Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το επιθυμητό σήμα υφίσταται σημαντικές διαλείψεις λόγω πρόσθετων φαινομένων (π.χ. βροχή) γίνεται εναλλαγή της πόλωσης (οριζόντια “    ”  ,   κάθετη “  ”) κάθε φορά που χρησιμοποιείται η ίδια υποζώνη συχνοτήτων(σχ.1.7δ)

#### FR=2  		      FR=3 		      FR=6 		      FR=6

(α)			      (β) 		                      (γ) 		               (δ)

#### Σχήμα 1.7

#### Παράγοντας αναχρησιμοποίησης συχνότητας FR σε μια κυψέλη

  - Θέματα διάδοσης και κάλυψη κυψέλης LMDS

Ένας τομέας συνεχούς έρευνας για τα συστήματα LMDS είναι αυτός που αφορά τη διάδοση των μικροκυμάτων. Για τη φασματική περιοχή που είναι αφιερωμένη στα συστήματα LMDS, οι απώλειες ελευθέρου χώρου είναι δεδομένες και αναπόφευκτες για μια ορισμένη απόσταση μεταξύ σταθμού βάσης και τελικού χρήστη.Πέραν όμως αυτών, υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που επιδρούν δυσμενώς στη διάδοση των χιλιοστομετρικών κυμάτων με σημαντικότερο από τους μηχανισμούς αυτούς τις βροχοπτώσεις.Η βροχή προκαλεί απορρόφηση και σκέδαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε συχνότητες άνω των 10GHz με αντίστοιχες επιπτώσεις απόσβεση και αποπόλωση.Κατά συνέπεια, προκύπτει, αφενός σημαντική μείωση της στάθμης του διαδιδόμενου κύματος και ,αφετέρου, διασταύρωση πόλωσης μεταξύ ορθογωνικών καναλιών σε γειτονικούς τομείς ή σε γειτονικές κυψέλες.Η δυσμενής επίδραση της βροχής είναι μάλιστα τόσο πιο έντονη όσο μεγαλύτερες είναι η συχνότητα και η ένταση της βροχόπτωσης.

Το βασικό πρόβλημα στις επικοινωνίες χαμηλών συχνοτήτων είναι οι διαλείψεις λόγω  πολύοδης διάδοσης των κυμάτων. Στις συχνότητες των συστημάτων LMDS, η εξασθένηση λόγω πολύοδης διάδοσης δεν αποτελεί συνήθως σημαντικό πρόβλημα. Καταρχήν, οι συχνότητες αυτές έχουν χαρακτήρα διάδοσης οπτικής επαφής (LOS), οπότε η σκίαση και η περίθλαση δεν εμφανίζονται τόσο συχνά όσο στις χαμηλότερες συχνότητες.  Δεύτερο, τα κυψελωτά και επικοινωνιακά συστήματα προσωπικών υπηρεσιών (PCS) έχουν συνήθως εγκαταστήσει τον εξοπλισμό του τελικού χρήστη σε ύψος μερικών μέτρων πάνω από το έδαφος, ενώ τα συστήματα LMDS έχουν τις κεραίες των πελατών ψηλά στις κορυφές των κτιρίων. Το ύψος τοποθέτησης της κεραίας του δέκτη συμβάλλει στη μείωση των διαλείψεων λόγω πολλαπλών διαδρομών. Τρίτο, οι κεραίες LMDS είναι ιδιαίτερα κατευθυντικές (σκοπεύοντας σε ένα σημείο της κυψέλης), ενώ στα κυψελωτά και PCS συστήματα οι κεραίες συνήθως έχουν ομοιοκατευθυντικά χαρακτηριστικά. Η χρησιμοποίηση κατευθυντικών κεραιών μειώνει σημαντικά τα αρνητικά αποτελέσματα των πολλαπλών διαδρομών. Τέταρτο, στα κυψελωτά και PCS συστήματα η κεραία του πελάτη μπορεί να κινείται, ενώ στα LMDS η κεραία είναι σταθερή στην κορυφή των κτιρίων και τοποθετημένη στο σημείο που προσφέρει τη βέλτιστη επίδοση λειτουργίας.

Σχήμα 1.8

Προβλήματα διάδοσης σε συστήματα LMDS

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας για την ακτίνα κάλυψης της κυψέλης εκτός από τη στατιστική των βροχοπτώσεων στη συγκεκριμένη περιοχή είναι η επίδραση των φυλλωμάτων στην ευθεία οπτικής επαφής μεταξύ των κεραιών σταθμού βάσης και εμπορικού ή οικιακού χρήστη. Για τον προσδιορισμό της απόσβεσης λόγω βλάστησης στις χιλιοστομετρικές συχνότητες γίνονται προσπάθειες για την εύρεση όσο το δυνατόν καλύτερων και πλέον αξιόπιστων μοντέλων. Σχεδιάζοντας, όμως, κάθε ζεύξη με 60% καθαρότητα της πρώτης ζώνης Fresnel [2] μετριάζονται οι απώλειες λόγω φυλλωμάτων και γενικότερα εμποδίων που μπορούν να προκαλέσουν περίθλαση του σήματος.

Πρέπει να επισημανθεί ότι στις συχνότητες αυτές υπάρχουν απώλειες λόγω απορρόφησης από ατμοσφαιρικά αέρια.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη συχνότητα 28GHz και σε συνθήκες καθαρού ουρανού, οι απώλειες λόγω ατμοσφαιρικών αεριών εκτιμώνται σε 0.15 dB/km [3].

Είναι ενδιαφέρον να θεωρηθούν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικά με την ακτίνα κάλυψης μιας κυψέλης :

- Όσο η απαιτούμενη διαθεσιμότητα της ζεύξης αυξάνεται , τόσο η απόσταση μειώνεται. Για παράδειγμα, έστω μια υπηρεσία απαιτεί 99.9 % διαθεσιμότητα και  η απόσταση συνδέσεων μπορεί να είναι μέχρι 14 χλμ. Οι πελάτες σε απόσταση 14 χλμ. από το σταθμό βάσης δε θα λάβουν την υπηρεσία για 8 ώρες ετησίως, ενώ οι πελάτες που βρίσκονται πιο κοντά στο σταθμό βάσης θα έχουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Εάν ο λειτουργός του  συστήματος αποφασίσει να παρέχει υπηρεσίες που απαιτούν 99.99 % διαθεσιμότητα, η απόσταση κάλυψης  μπορεί να μειωθεί σε 5 χλμ. Εάν ο χειριστής συστημάτων θελήσει να προσφέρει υπηρεσίες που απαιτούν 99.999 % διαθεσιμότητα, η απόσταση κάλυψης  μπορεί να μειωθεί σε 2.5 χλμ. Οι αριθμοί αυτοί εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του συστήματος κάθε προμηθευτή και από τη στατιστικά χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων στην περιοχή που είναι εγκατεστημένο το σύστημα.

- Το σχήμα διαμόρφωσης  επηρεάζει επίσης την απόσταση . Για παράδειγμα, οι αποστάσεις για QPSK και 4-QAM  μπορεί να είναι 10 χλμ, ενώ η απόσταση κάλυψης για 16-QAM μπορεί να είναι 5 χλμ και η απόσταση για 64-QAM  2,5 χλμ. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι για να αυξηθεί η φασματική απόδοση του συστήματος (με τη χρήση ψηφιακής διαμόρφωσης που έχει πυκνότερο σύστημα σηματικών αστερισμών) θα πρέπει να μεγαλώσει ο σηματοθορυβικός λόγος στον αποκωδικοποιητή του δέκτη(νόμος Shannon). Για να συμβεί αυτό, διατηρώντας ίδια ισχύ εκπομπής, θα πρέπει να μειωθεί η ακτίνα κάλυψης.

- Η ακτίνα κάλυψης εξαρτάται επίσης από τα στατιστικά χαρακτηριστικά  βροχοπτώσεων της περιοχής . Για παράδειγμα, έστω ένα σύστημα LMDS σε μια περιοχή έντονα επιβαρημένη από άποψη βροχοπτώσεων που μπορεί να υποστηρίξει μια απόσταση 3 χλμ σε 99,99 % ποσοστό του χρόνου. Το ίδιο σύστημα LMDS σε μια άλλη περιοχή λιγότερο επιβαρημένη από πλευράς βροχοπτώσεων  θα μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερη περιοχή (π.χ. μια απόσταση 5 χλμ) για το ίδιο ποσοστό του χρόνου. Αυτό υπονοεί ότι τα οικονομικά θέματα από την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τη χρήση της τεχνολογίας LMDS ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή στην οποία αυτό εφαρμόζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LMDS

  - Είδη παρεμβολών

Η παρεμβολή μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δυο ευρείες κατηγορίες [7] :

Α) στην ομοδιαυλική παρεμβολή(Co-Channel Interference) και

Β) στην παρεμβολή εκτός ζώνης (Out-of-Channel Interference).

Σχήμα 2.1

Είδη παρεμβολών

Όσον αφορά το πρώτο είδος παρεμβολής, αυτό οφείλεται στην επαναχρησιμοποίηση του φάσματος σε διαφορετικές περιοχές με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος. Έτσι, υπάρχουν κυψέλες που χρησιμοποιούν την ίδια ομάδα συχνοτήτων. Το φασματικό εύρος του παρεμβάλλοντος ομοδιαυλικού καναλιού μπορεί να είναι στενότερο ή ευρύτερο εκείνου του επιθυμητού σήματος. Στην περίπτωση όπου το φάσμα είναι ευρύτερο η ισχύς της παρεμβολής είναι το γινόμενο της λαμβανόμενης ισχύος του παρεμβάλλοντος σήματος από την κεραία του δέκτη επί ένα παράγοντα ίσο με το λόγο του εύρους ζώνης του  φίλτρου προς το εύρος ζώνης του σήματος παρεμβολής.

Ως προς το δεύτερο είδος παρεμβολής, αυτό οφείλεται κυρίως στη διείσδυση μέρους των πλευρικών λοβών γειτονικού καναλιού στην περιοχή του χρήσιμου σήματος(Adjacent Channel Interference).Ο βαθμός κατά τον οποίο αυτό το είδος της παρεμβολής περιορίζει την επίδοση του συστήματος εξαρτάται από το φασματικό διαχωρισμό των γειτονικών καναλιών, την απόκριση των φίλτρων RF του δέκτη και του πομπού παρεμβολής, τη στατιστική κατανομή του λόγου της στάθμης φέροντος του επιθυμητού σήματος προς τη στάθμη φέροντος του γειτονικού καναλιού. Η παρεμβολή γειτονικών διαύλων είναι συνήθως αποτέλεσμα της φασματικής διεύρυνσης που συντελείται σε ένα σήμα μη σταθερής περιβάλλουσας λόγω μετατροπών AM/AM και AM/PM κατά τη μη γραμμική ενίσχυση του και του μη ορθού φιλτραρίσματος RF κατά την εκπομπή[9].

Η ανάγκη για αύξηση της χωρητικότητας ενός συστήματος LMDS χωρίς επιπρόσθετο φασματικό κόστος έχει οδηγήσει στη χρήση ορθογωνικά πολωμένων σημάτων και μάλιστα στην ίδια κυψέλη. Για να μπορέσει να είναι αξιόπιστη η μετάδοση και στα δυο κανάλια θα πρέπει να διατηρείται επαρκής απομόνωση μεταξύ των ορθογώνιων καναλιών. Όμως, όπως είναι γνωστό, για συχνότητες άνω των 10GHz η ύπαρξη βροχής ή παγοκρυστάλλων αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα αποπόλωσης των πολωμένων σημάτων, με αποτέλεσμα τη διασταύρωση πόλωσης μεταξύ των ορθογωνικών καναλιών και τη μεταξύ τους παρεμβολή.

Το φαινόμενο της ενδοδιαμόρφωσης[9] είναι επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό συστημάτων LMDS.Τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης είναι αποτέλεσμα μη γραμμικών διαδικασιών στο δέκτη κυρίως του σταθμού βάσης,καθότι το συνολικό σήμα εισόδου είναι άθροισμα Ν επιμέρους σημάτων. Η διέλευση του σήματος από ενισχυτή ισχύος που λειτουργεί στη μη γραμμική περιοχή ή από περιοριστή πλάτους παράγει όρους ενδοδιαμόρφωσης, ορισμένοι από τους οποίους παρεμβάλλουν στα επιθυμητά σήματα.

Τέλος, ένα άλλο είδος παρεμβολής είναι η διασυμβολική παρεμβολή(Intersymbol Interference) λόγω πολύοδης διάδοσης. Όταν ένας δέκτης βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πολύοδης διάδοσης, τότε λαμβάνει διαδοχικές εκδόσεις του εκπεμπόμενου σήματος. Κάθε συνιστώσα καταφθάνει με διαφορετική χρονική καθυστέρηση και λόγω του διαφορετικού ηλεκτρικού μονοπατιού που διανύει, η κάθε συνιστώσα έχει μια σχετική ολίσθηση φάσης. Η υπέρθεση των συνιστωσών κάθε χρονική στιγμή οδηγεί στην αθροιστική ή αφαιρετική συμβολή των ραδιοκυμάτων ανάλογα με τις σχετικές φάσεις των συνιστωσών. Αυτό το είδος της παρεμβολής δεν είναι τόσο σημαντικό καθώς με τη χρήση κατευθυντικών κεραιών από τους τερματικούς σταθμούς και με την προσεκτική επιλογή της θέσης τοποθέτησης τους αποφεύγεται η χρονική εξάπλωση των μεταδιδόμενων παλμών σε βαθμό που να δημιουργεί πρόβλημα.

# Πηγές ομοδιαυλικής παρεμβολής ή παρεμβολής λόγω μετάδοσης εκτός ζώνης

Οι παρεμβολές προέρχονται είτε από το ίδιο το σύστημα (intra-network interference) δηλαδή από άλλους χρήστες ή σταθμούς βάσης του δικτύου, είτε από άλλο σύστημα           (inter-network interference). Ανάλογα με την πηγή προέλευσης της παρεμβολής, εφαρμόζονται διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης της. Στην πρώτη περίπτωση, ο σχεδιαστής του δικτύου μπορεί να προσαρμόσει τις παραμέτρους του σταθμού βάσης (προσανατολισμό, αζιμούθιο, συχνότητα, κεραία, πόλωση) με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τιςπαρεμβολές και να μεγιστοποιήσει την κάλυψη. Είναι ακόμα σε θέση να ποσοτικοποιήσει την παρεμβολή από ένα σταθμό σε ένα άλλο του δικτύου. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, οι παράμετροι του άλλου δικτύου είναι άγνωστες και δε μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με ακρίβεια η παρεμβολή. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιηθούν εκ των προτέρων τα επίπεδα παρεμβολής μέσω της χρήσης ζώνης διαχωρισμού για την απομόνωση των γειτονικών συχνοτήτων των συστημάτων, προσεκτικού σχεδιασμού χρήσης του φάσματος και κυρίως με καλή συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών παρόχων.

# Κάλυψη και παρεμβολή

Ως περιοχή εξυπηρέτησης ορίζεται η περιοχή εκείνη στην οποία ένας τερματικός σταθμός επιτυγχάνει μια καθορισμένη ποιότητα υπηρεσίας και συγκεκριμένη αξιοπιστία για το σύστημα. Η περιοχή εξυπηρέτησης δεν καθορίζεται μόνο από το μέγεθος της λαμβανόμενης ισχύος. Είναι, ακόμα, απαραίτητο να καθοριστούν τα επίπεδα παρεμβολών που δημιουργούνται τόσο για τον τερματικό σταθμό όσο και για τους γειτονικούς σταθμούς βάσης.

  - Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of service)

Κάθε ζεύξη LMDS πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα προκαθορισμένο ρυθμό λανθασμένων ψηφίων(BER), ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Για να διασφαλιστεί όμως ότι η ποιότητα της ζεύξης είναι καλύτερη από τον προκαθορισμένο ρυθμό λαθών, η λαμβανόμενη ισχύς πρέπει να είναι υψηλότερη από μια ελάχιστη τιμή που ονομάζεται κατώφλιο του δέκτη. Η τιμή αυτή υπολογίζεται από τον αντίστοιχο λόγο C/N, που είναι μια βασική παράμετρος ενός συστήματος  και εξαρτάται από το είδος της διαμόρφωσης και τον κώδικα διόρθωσης λαθών(FEC) που χρησιμοποιείται. Καθώς η κωδικοποίηση δεν είναι ίδια στην προς τα άνω και προς τα κάτω κατεύθυνση, ο λόγος C/N είναι διαφορετικός και, αντίστοιχα, η στάθμη κατωφλίου του δέκτη. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κωδικοποίηση θα είναι καλύτερη στην προς τα άνω κατεύθυνση, καθώς το σήμα που λαμβάνεται από το σταθμό βάσης είναι περισσότερο εξασθενημένο και υπάρχει ανάγκη για καλύτερη ικανότητα διόρθωσης λαθών.

Ο πίνακας 2.1 που ακολουθεί δίνει το κατώφλιο του δέκτη για την άνω και κάτω κατεύθυνση σε σχέση με τον επιθυμητό ρυθμό λαθών και το εύρος ζώνης του καναλιού μετάδοσης [12].

| BER | BER 10-6 | BER 10-9 |
| --- | --- | --- |
| Κανάλια | 28MHz/7MHz | 14MHz/3.5MHz | 28MHz/7MHz | 14MHz/3.5MHz |
|  | Κάτω Ζεύξη | Άνω Ζεύξη | Κάτω Ζεύξη | Άνω Ζεύξη | Κάτω Ζεύξη | Άνω Ζεύξη | Κάτω Ζεύξη | Άνω Ζεύξη |
| Στάθμη κατωφλίου δέκτη | -81dBm | -83dBm | -84dBm | -86dBm | -80.5dBm | -81dBm | -83.5dBm | -84dBm |

Πίνακας 2.1

##### Απαίτηση για αξιοπιστία της ζεύξης

Όμως, εκτός από την ποιότητα, καθοριστικός παράγοντας σε μια ζεύξη LMDS είναι η αξιοπιστία αυτής. Με τον όρο αυτό εννοείται το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο η ζεύξη λειτουργεί με ποιότητα καλύτερη από εκείνη που καθορίζουν οι προδιαγραφές. Για τον καθορισμό της επιθυμητής αξιοπιστίας μιας ζεύξης λαμβάνονται υπόψη, τόσο οι χρησιμοποιούμενες συσκευές, όσο και και τα θέματα διάδοσης. Όπως τονίστηκε και στην ενότητα για τα θέματα διάδοσης, η βροχή αποτελεί την κύρια αιτία διαλείψεων για συχνότητες μεγαλύτερες από 17GHz (ενώ για συχνότητες μικρότερες από 10GHz η πολύοδη διάδοση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας διαλείψεων).

Αν η ζεύξη σχεδιαστεί οριακά ώστε το σύστημα να λειτουργεί στο κατώφλιο του δέκτη υπό συνθήκες καθαρού ουρανού, τότε οποιαδήποτε στάθμη διαλείψεων κατά μήκος της ραδιοζεύξης θα προκαλέσει τον υποβιβασμό της ποιότητας υπηρεσίας πάνω από τον επιθυμητό ρυθμό λαθών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα περιθώριο διαλείψεων για να αντιμετωπίζονται οι διαλείψεις λόγω βροχής  και να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία της ζεύξης. Φυσικά, όσο μεγαλύτερη είναι η επιθυμητή αξιοπιστία της ζεύξης, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι και το περιθώριο διαλείψεων. Αυτό, όμως, επιτυγχάνεται με αύξηση της εκπεμπόμενης ισχύος. Αντιλαμβάνεται, λοιπον, κανείς ότι οικονομικοί λόγοι επιβάλλουν το σύστημα να λειτουργεί με το μικρότερο περιθώριο διαλείψεων που εξασφαλίζει την επιθυμητή αξιοπιστία.

Στο ακόλουθο σχήμα (Σχ. 2.2) δίνονται σχηματικά όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.Ο λόγος C/N καθορίζεται από τον επιθυμητό ρυθμό λαθών, το είδος της διαμόρφωσης και τον κώδικα διόρθωσης λαθών. Η επιδιωκόμενη αξιοπιστία της ζεύξης καθορίζει το περιθώριο διαλείψεων.

Ισχύς σε dB

Λαμβανόμενη Ισχύς

Περιθώριο Διαλείψεων

(%, ρυθμός βροχής,

απόσταση,συχνότητα)

Στάθμη Κατωφλίου Δέκτη

C/N

Θόρυβος Ν

Σχήμα 2.2

Περιθώριο διαλείψεων απουσία παρεμβολής

##### Τρόπος χειρισμού της παρεμβολής

Σε κάθε σενάριο παρεμβολής το σύνολο των σημάτων παρεμβολής μπορεί να θεωρηθεί Λευκός Προσθετικός Θόρυβος Gauss (ΑWGN) και να προστεθεί στο θερμικό θόρυβο του δέκτη. Και αυτό γιατί το άθροισμα ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών με πλήθος μεγαλύτερο του 5 τείνει να είναι μεταβλητή Gauss ειδικά όταν μια από τις μεταβλητές (θερμικός θόρυβος) είναι Gauss.

##### Αποδεκτή στάθμη παρεμβολής

Κατά τη διάρκεια της δυσμενέστερης περίπτωσης απόσβεσης του σήματος λόγω βροχής που έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος, ο σηματοθορυβικός λόγος στην είσοδο του αποκωδικοποιητή αποκτά μια ελάχιστη τιμή, την τιμή κατωφλίου, ενώ ο ρυθμός λαθών BER είναι οριακά αποδεκτός. Ένας απλός τρόπος, προκειμένου να εισαχθεί ένα περιθώριο και για τις παρεμβολές προκειμένου να μην αυξηθεί ο ρυθμός λαθών πέρα του επιθυμητού, είναι να θεωρηθεί η στάθμη θορύβου στο δέκτη αυξημένη κατά ένα παράγοντα ισοδύναμο με τις παρεμβολές, που επιβαρύνουν τη λειτουργία του συστήματος. Έτσι, οι παρεμβολές αυτές αντιμετωπίζονται ως πρόσθετος θόρυβος.

Για παράδειγμα, ας θεωρηθεί ένας δέκτης με συντελεστή θορύβου F=6dB. Αν υποθέσουμε ότι η θερμοκρασία θορύβου της κεραίας είναι 300οΚ, τότε η ισοδύναμη φασματική πυκνότητα του θερμικού θορύβου στην είσοδο του δέκτη είναι -168dBm/Hz . Παρεμβολή -168dBm/Hz διπλασιάζει το συνολικό θόρυβο ή ισοδύναμα υποβιβάζει τον ισολογισμό ισχύος(link budget) κατά 3dB. Παρεμβολή -174dBm/Hz, 6dB κάτω από το θερμικό θόρυβο αυξάνει το συνολικό θόρυβο κατά 1dB σε -167dBm/Hz ή υποβιβάζει τον ισολογισμό ισχύος κατά 1 dB.Απαιτείται επομένως η στάθμη του σήματος λήψης να είναι αυξημένη κατά ένα περιθώριο που καθορίζουν οι επιβαρύνουσες παρεμβολές.

Τα παραπάνω φαίνονται σχηματικά και στο σχήμα 2.3. Όταν υπάρχει παρεμβολή στο δίκτυο, η συνολική στάθμη θορύβου αυξάνεται και επειδή ο λόγος C/N πρέπει να παραμένει σταθερός για την επίτευξη του επιθυμητού ρυθμού λαθών, η ισχύς κατωφλίου στο δέκτη πρέπει να αυξηθεί. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται και στο περιθώριο διαλείψεων του συστήματος. Προφανώς, όταν η λαμβανόμενη ισχύς παραμένει ίδια, όπως στην περίπτωση που το επιθυμητό σήμα δεν υφίσταται παρεμβολή (Σχήμα 2.2), το περιθώριο διαλείψεων θα είναι μικρότερο. Αν επιθυμείται η ίδια διαθεσιμότητα, τότε η λαμβανόμενη ισχύς θα πρέπει να αυξηθεί.

Συνεπώς, υπό σταθερή ισχύ εκπομπής, για μια δεδομένη διαθεσιμότητα του συστήματος, είναι δυνατό να προσδιοριστεί η μέγιστη επιτρεπτή παρεμβολή και αντίστροφα, για δεδομένη παρεμβολή είναι δυνατό να προσδιοριστεί η μέγιστη διαθεσιμότητα του συστήματος. Το περιθώριο διαλείψεων μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, με δεδομένα το ρυθμό βροχόπτωσης, το μήκος της κύριας ζεύξης και την επιθυμητή διαθεσιμότητα. Η δυσκολία, ωστόσο, έγκειται στην εκτίμηση της στάθμης παρεμβολής, όταν το επιθυμητό σήμα υφίσταται τις διαλείψεις λόγω βροχής. Το παρεμβαλλόμενο σήμα μπορεί να έχει σταθερή στάθμη ή να επηρεάζεται από τη βροχή όπως το επιθυμητό σήμα.

Ισχύς σε dB

Λαμβανόμενη Ισχύς

Περιθώριο Διαλείψεων

Στάθμη Κατωφλίου

Δέκτη

C/N

Συνολικός θόρυβος Ν+Ι

Θόρυβος  Ν

Παρεμβολή Ι

Σχήμα 2.3

Περιθώριο διαλείψεων παρουσία παρεμβολής

##### Λόγος Φέροντος προς Παρεμβολή

Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή-λειτουργία των συστημάτων LMDS(ενότητα 1.7), έχει αναπτυχθεί [Roman, 1999] ένα απλό μοντέλο για τον υπολογισμό του λόγου φέροντος προς παρεμβολή C/I. Το μοντέλο αυτό αναφέρεται αποκλειστικά σε ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας και δε λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της βροχής. Επιπλέον, γίνεται η βασική υπόθεση ότι όλα τα επιθυμητά σήματα της κυψέλης έχουν την ίδια ισχύ εκπομπής ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο αντιστοιχούν. Σύμφωνα με το μοντέλο του Roman, ο λόγος C/I δίνεται από τη σχέση

(2.1)

όπου

Ν1: ο αριθμός των τομέων στους οποίους χρησιμοποιείται η ίδια υποζώνη συχνοτήτων και η ίδια πόλωση με το επιθυμητό σήμα

Ν2: ο αριθμός των τομέων στους οποίους χρησιμοποιείται η ίδια υποζώνη συχνοτήτων αλλά με κάθετη πόλωση ως προς το επιθυμητό σήμα

w: αναφέρεται στην υποβάθμιση του σήματος παρεμβολής που οφείλεται στους πλευρικούς λοβούς της κεραίας λήψης και λαμβάνεται ίσο με w= -25dB.

p: αναφέρεται στην περαιτέρω υποβάθμιση του σήματος παρεμβολής όταν η πόλωσή του είναι κάθετη ως προς το επιθυμητό σήμα και λαμβάνεται ίσο με p= -7dB.

Στον πίνακα 2.2 γίνεται εφαρμογή της σχέσης (2.1) για τον υπολογισμό της ονομαστικής τιμής του λόγου φέροντος προς παρεμβολή σε κάθε μία από τις περιπτώσεις του σχήματος (1.7).

| Σχήμα | Ν1 | Ν2 | (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7(α) | 1 | 0 | 25 |
| 1.7(β) | 2 | 0 | 22 |
| 1.7(γ) | 5 | 0 | 18 |
| 1.7(δ) | 2 | 3 | 21 |

Πίνακας 2.2

Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι όσο ο παράγοντας αναχρησιμοποίησης συχνότητας μεγαλώνει, η ονομαστική τιμή του λόγου C/I λαμβάνει μικρότερες τιμές. Επίσης, για τις περιπτώσεις των σχημάτων 1.7(γ) και (δ) παρατηρούμε ότι η τεχνική εναλλαγής πόλωσης σε ένα σύστημα βελτιώνει την επίδοση του συγκριτικά με αντίστοιχο που λειτουργεί με την ίδια FR.

Το μοντέλο αυτό εμπλουτίστηκε προκειμένου να υπολογίζεται ο λόγος σήματος προς παρεμβολή υπό συνθήκες βροχής. Κατά τη μοντελοποίηση του προβλήματος θεωρούνται δύο σταθμοί βάσης, που ανήκουν σε δύο διαφορετικές επίγειες ραδιοζεύξεις(ίδιας συχνότητας, απλής πόλωσης).Οι σταθμοί βρίσκονται στην ίδια περιοχή, σχηματίζοντας έτσι ένα ζευγάρι από συγκλίνουσες επίγειες διαδρομές διάδοσης με το συνδρομητικό σταθμό. Η διαδρομή του επιθυμητού σήματος είναι TL1, ενώ η διαδρομή του γειτονικού σήματος παρεμβολής είναι TL2.

Για το πρόβλημα αυτό ο λόγος σήματος προς παρεμβολή υπό συνθήκες βροχής θα ισούται με

(2.2)

όπου ΔΑ η διαφορική απόσβεση.

Η αθροιστική κατανομή υπέρβασης της διαφορικής απόσβεσης ΔΑ για δύο συγκλίνουσες μικροκυματικές ζεύξεις έχει υπολογιστεί με αναλυτικό τρόπο[16,17]. Με εφαρμογή μη γραμμικής παλινδρόμησης στα αποτελέσματα αριθμητικής υλοποίησης του αναλυτικού μοντέλου υπολογισμού της διαφορικής απόσβεσης, προκύπτει τελικά η σχέση

(2.3)

όπου AC(p%), AI(p%) οι αποσβέσεις του χρήσιμου και παρεμβαλλόμενου σήματος που υπερβαίνονται για ποσοστό p% του χρόνου και υπολογίζονται με εφαρμογή κατάλληλου μοντέλου [18]. Οι συντελεστές c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8 δίνονται στον πίνακα 2.3. Για τον υπολογισμό του ΑΙ λαμβάνουμε υπόψη το ισχυρότερο από τα πιθανά σήματα παρεμβολής. Με βάση τη θεώρηση ίδιας ισχύος εκπομπής για όλα τα σήματα, η ισχυρότερη παρεμβολή θα εξαρτάται από το μήκος διαδρομής TL2, την πόλωση του σήματος παρεμβολής καθώς και τη γωνιακή απόσταση φ των διαδρομών TL1, TL2. Το προτεινόμενο μοντέλο[19] βασίζεται στη θεώρηση των βροχοπυρήνων για τη χωρική δομή του μέσου βροχής, ενώ δε λαμβάνεται υπόψη ο τύπος στρωσιγενούς βροχής.

Για συστήματα LMDS οι βασικές παράμετροι λαμβάνουν τις ακόλουθες τιμές :

1ο φ360ο

20GHz f 50GHz

1km(TL1), (TL2) 7km

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών ci (i = 1,2,…,8) για τις διάφορες κλιματικές ζώνες δίνονται από τον παρακάτω πίνακα.

| Ζώνη | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0,86858 | -0,10475 | 0,00188 | 0,04348 | 0,92017 | 1,02229 | -0,39355 | 0,85458 |
| B | 2,93346 | -0,17743 | 0,00515 | 0,10162 | 0,34302 | 1,03771 | -0,13455 | 0,87879 |
| C | 2,8733 | 0,6204 | 0,12066 | 2,8166 | 0,0185 | 0,9851 | -0,0058 | 0,912 |
| D | 0,87486 | -0,2325 | 0,00134 | 0,0252 | 1,30987 | 1,05072 | -0,53735 | 0,89532 |
| E | 0,94705 | -0,09488 | 0,00248 | 0,05618 | 0,73398 | 1,02862 | -0,34686 | 0,87169 |
| F | 1.05122 | -0.13241 | 0.00247 | 0.0501 | 0.73339 | 1.03874 | -0.33391 | 0.88378 |
| G | 1.79745 | -0.18191 | 0.00353 | 0.0682 | 0.50554 | 1.04758 | -0.22345 | 0.89243 |
| H | 1 | -0.13231 | 0.00245 | 0.04617 | 0.76007 | 1.0428 | -0.3095 | 0.9 |
| K | 0.60558 | -0.08795 | 0.00185 | 0.03936 | 1.025 | 1.037 | -0.43556 | 0.90038 |
| L | 0.36566 | -0.06143 | 0.00136 | 0.03187 | 1.42971 | 1.03585 | -0.62441 | 0.90622 |
| M | 0.29861 | -0.1046 | 0.00095 | 0.01989 | 2.06658 | 1.04182 | -0.88737 | 0.90576 |
| N | 0.28429 | -0.05336 | 0.00117 | 0.02738 | 1.68841 | 1.03837 | -0.77796 | 0.90414 |
| P | 0.33368 | -0.079 | 0.00094 | 0.01977 | 1.71146 | 1.04623 | -0.13274 | 1.1888 |
| Q | 0.2836 | -0.0588 | 0.00117 | 0.0219 | 1.791 | 1.0424 | -0.7747 | 0.8905 |

Πίνακας 2.3

Τιμές παραμέτρων ci( i=1…8)

##### Σενάρια παρεμβολών

- Παρεμβολή στο σταθμό βάσης

Το σχήμα 2.4 δείχνει τις κύριες πηγές παρεμβολών όπου αποδέκτης της παρεμβολής είναι ένας στ7αθμός βάσης LMDS με κεραία τμηματικής κάλυψης.

#### Σχήμα 2.4

Σενάρια παρεμβολών με θύμα σταθμό βάσης

Ο σταθμός που δέχεται τις παρεμβολές παριστάνεται ως μαύρο τρίγωνο με  διάγραμμα ακτινοβολίας αυτό που φαίνεται με χρώμα γκρι.Ο επιθυμητός πομπός συνδρομητή είναι με χρώμα πράσινο. Στη χειρότερη περίπτωση, το επιθυμητό σήμα ταξιδεύει μέσα από ένα τοπικό σύννεφο βροχής με αποτέλεσμα το ωφέλιμο σήμα στο σταθμό βάσης να λαμβάνεται με την ελάχιστη δυνατή ισχύ. Έτσι, επίπεδα παρεμβολής κοντά στη στάθμη θερμικού θορύβου του δέκτη είναι σημαντικά για την επίδοση του συστήματος.

Η περίπτωση Α δείχνει παρεμβολή από άλλο σταθμό βάσης (Hub-to-Hub Interference), όπου η κεραία κάθε σταθμού βάσης βρίσκεται μέσα στον κύριο λοβό της άλλης. Αυτή η περίπτωση εμφανίζεται συχνά, καθώς η κάλυψη μιας κυψέλης LMDS γίνεται κατά τομείς γωνίας 90ο και μάλιστα ο σταθμός-θύμα παρεμβολής βλέπει  την αθροιστική ισχύ παρεμβολής από αρκετούς σταθμούς.Επιπλέον, οι σταθμοί βάσης είναι ανυψωμένοι με αρκετή πιθανότητα οπτικής επαφής μεταξύ τους. Καθώς η περιοχή της βροχής είναι μικρή(μερικές εκατοντάδες μέτρα) είναι λογικό το σήμα από παρεμβολή να μην υφίσταται την απόσβεση λόγω βροχής σε αντίθεση με το επιθυμητό σήμα που μπορεί να είναι αρκετά εξασθενημένο.Αυτή η περίπτωση παρεμβολής μπορεί να αντιμετωπιστεί εξασφαλίζοντας ότι δε θα υπάρχει μετάδοση από σταθμό βάσης σε συχνότητες που χρησιμοποιούνται στη λήψη από άλλο σταθμό βάσης. Αυτό είναι εφικτό με την τεχνική FDD με κατάλληλη κατανομή συχνοτήτων, κατά την οποίη η ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιείται για μετάδοση από τους σταθμούς βάσης είναι διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιείται για λήψη.

Η περίπτωση Β αντιστοιχεί σε παρεμβολή από συνδρομητή όπου κάθε κεραία βρίσκεται στον κύριο λοβό της άλλης. Καθώς το κέρδος της κεραίας των τερματικών σταθμών είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των κεραιών των σταθμών βάσης, η περίπτωση αυτή είναι πολύ σημαντική. Όμως, για την αποφυγή αυτών των καταστάσεων οι πομποί των συνδρομητικών σταθμών υλοποιούν την τεχνική της προσαρμοζόμενης εκπομπής ισχύς(Adaptive Power Control). Η τεχνική αυτή είναι απαραίτητη για την εξισορρόπηση της λαμβανόμενης ισχύος σε ένα σταθμό βάσης από κοντινούς και μακρινούς χρήστες που χρησιμοποιούν γειτονικούς διαύλους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα σήματα χαμηλής ισχύος συμπιέζονται σε σχέση με τα ισχυρά λόγω μη γραμμικών φαινομένων κατά την επεξεργασία των σημάτων στο δέκτη του σταθμού βάσης [7,8]. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έλεγχος ισχύος στους πομπούς των σταθμών βάσης για την προς τα κάτω κατεύθυνση συνήθως δεν πραγματοποιείται. Αυτό συμβαίνει επειδή το σήμα που εκπέμπεται από το σταθμό βάσης λαμβάνεται είτε από κοντινούς είτε από μακρινούς χρήστες και ο έλεγχος ισχύος θα προκαλούσε διαφοροποίηση στα επίπεδα των σημάτων που λαμβάνονται από γειτονικούς τομείς και, κατά συνέπεια, εντονότερα φαινόμενα παρεμβολών. Θεωρώντας ότι η επικοινωνία του συνδρομητικού σταθμού γίνεται σε συνθήκες καθαρού ουρανού η ισχύς εκπομπής του ισούται με τη μέγιστη ισχύ εκπομπής μείον το περιθώριο διαλείψεων λόγω βροχής της ζεύξης του. Aυτή η περίπτωση παρεμβολής είναι λιγότερο πιθανή από ότι η περίπτωση Α όταν μιλάμε για παρεμβολές μέσα στο ίδιο το σύστημα (intra-system interference) εξαιτίας του στενού λοβού της κεραίας του συνδρομητή.Όταν όμως εξετάζονται παρεμβολές μεταξύ δύο συστημάτων LMDS με γειτονικό φάσμα συχνοτήτων απαιτείται προσοχή, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου ο παρεμβάλλων συνδρομητής του συστήματος Α, ο σταθμός βάσης του Α και ο σταθμός βάσης–θύμα του συστήματος Β είναι στην ίδια ευθεία με πιο απομακρυσμένο σταθμό βάσης εκείνο του συστήματος Α [11]. Τέλος, η περίπτωση Β καλύπτει επίσης τις παρεμβολές που οφείλονται σε άλλα επίγεια συστήματα σημείου προς σημείο.

Η περίπτωση C είναι παρόμοια με την περίπτωση Β με τη διαφορά ότι ο παρεμβολέας αντιμετωπίζει απώλειες λόγω βροχής κατά συνέπεια εκπέμπει μεγαλύτερη ισχύ. Ωστόσο, επειδή εξασθενεί λόγω βροχής δε διαφέρει ιδιαίτερα από την περίπτωση Β.

Η περίπτωση D δείχνει παρεμβολή πάλι από συνδρομητή με τη διαφορά ότι η παρεμβολή προέρχεται από πλευρικό ή οπίσθιο λόβο. Η χειρότερη περίπτωση είναι πάλι εκείνη κατά την οποία ο συνδρομητικός σταθμός εκπέμπει μέγιστη ισχύ προκειμένου να αντιμετωπίσει αποσβέσεις λόγω βροχής.

Η περίπτωση Ε είναι μια άλλη περίπτωση παρεμβολής από άλλο σταθμό βάσης μόνο που ο κύριος λοβός του παρεμβάλλοντος σταθμού είναι στους πλευρικούς ή στον οπίσθιο λοβό του σταθμού-θύματος. Υπάρχει βέβαια και η συμμετρική κατάσταση όπου τμήμα των πλευρικών λοβών ή του οπίσθιου λοβού του παρεμβάλλοντος σταθμού πέφτει μέσα στον κύριο λοβό του παρεμβαλλόμενου σταθμού. Φυσικά η περίπτωση Α είναι δυσμενέστερη της Ε.

Η περίπτωση F είναι η περίπτωση παρεμβολής σταθμών βάσης με συνθήκη σύζευξης οπίσθιου-προς-οπίσθιο ή πλευρικού-προς-πλευρικό λοβό. Αυτή η περίπτωση μπορεί να εμφανιστεί όταν έχουμε δυο σταθμούς βάσης στην ίδια οροφή.Ωστόσο,κατά το σχεδιασμό των συστημάτων φροντίζεται να εξαλειφθεί αυτή η περίπτωση παρεμβολής.

Η περίπτωση G, μικρού ενδιαφέροντος για την πρόκληση παρεμβολής αφορά την περίπτωση, που ο κύριος λοβός της κεραίας του συνδρομητικού χρήστη βλέπει πλευρικό ή οπίσθιο λοβό της κεραίας του σταθμού βάσης.

Τέλος, η περίπτωση Η καλύπτει την  παρεμβολή από δορυφορική ζεύξη. Επειδή όμως οι κεραίες των σταθμών βάσης δεν είναι υψωμένες και αυτή η περίπτωση δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για παρεμβολή σταθμού βάσης.

Συνοψίζοντας προκύπτει ότι η σοβαρότερη περίπτωση παρεμβολής είναι η Α, που όμως αντιμετωπίζεται με κατάλληλη κατανομή των συχνοτήτων σε μια περιοχή για FDD συστήματα ή με κατάλληλο συγχρονισμό για TDD συστήματα.Οι περιπτώσεις Β και C χρήζουν πάντα ιδιαίτερης προσοχής. Τέλος, η περίπτωση D έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν πρόκειται για υψηλής ισχύος πομπό συστήματος σημείου-προς-σημείο.

- Παρεμβολή σε συνδρομητή

Το σχήμα 2.5 δείχνει τις κύριες πηγές παρεμβολών για ένα συνδρομητικό σταθμό με κεραία στενής δέσμης.

Σχήμα 2.5

Σενάρια παρεμβολών με θύμα τερματικό σταθμό

O συνδρομητής που δέχεται τις παρεμβολές παριστάνεται με χρώμα γκρι μαζί με το διάγραμμα ακτινοβολίας του.Ο σταθμός βάσης που παρέχει το επιθυμητό σήμα είναι με χρώμα πράσινο ενώ οι παρεμβολείς με κόκκινο.Οι περιπτώσεις παρεμβολής σε τερματικό χρήστη είναι διαφορετικές από ό,τι σε σταθμό βάσης, επειδή το διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας είναι πολύ στενό. Εάν το επιθυμητό σήμα υφίσταται απώλειες λόγω βροχής, τότε και τα παρεμβάλλοντα σήματα, που φθάνουν μέσα στον κύριο λοβό, εξασθενούν λόγω βροχής.

Η περίπτωση Α καλύπτει το σενάριο παρεμβολής συνδρομητή-προς-συνδρομητή όπου οι δέσμες είναι ευθυγραμμισμένες (σχετικά σπάνια η εμφάνισή της). Σε αυτή την περίπτωση, ο παρεμβολέας βρίσκεται πολύ μακριά από το συνδρομητή-θύμα. Έτσι, η βροχή που εξασθενεί το σήμα παρεμβολής δε βρίσκεται στη διαδρομή του παρεμβολέα προς το δικό του σταθμό βάσης. Κατά συνέπεια, βλέπει συνθήκες καθαρού ουρανού και εκπέμπει με την ελάχιστη καθορισμένη ισχύ.

Η περίπτωση B είναι παρεμβολή από σταθμό βάσης.Εξαιτίας της μεγάλης κατευθυντικότητας της κεραίας των τερματικών σταθμών η παρεμβολή συμβαίνει κυρίως όταν ο τερματικός σταθμός-θύμα, ο παρεμβάλλων σταθμός βάσης και ο σταθμός βάσης του χρήσιμου σήματος είναι ευθυγραμμισμένοι. Εντός του ίδιου συστήματος ο παρεμβάλλων σταθμός θα είναι πολύ  απομακρυσμένος με αποτέλεσμα η περίπτωση αυτή να μην αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα(Σχήμα 2.6). Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν έχουμε στην ίδια περιοχή δύο συστήματα LMDS με γειτονικό φάσμα συχνοτήτων.

Η περίπτωση C αναφέρεται σε παρεμβολή από υψηλής ισχύος πομπό (συστήματος ευρείας κάλυψης ή σημείου-προς-σημείο) ή από δορυφορική προς τα άνω ζεύξη που είναι σε κατάσταση μέγιστης ισχύος λόγω βροχής στη διαδρομή. Και για τις δυο αυτές περιπτώσεις, η παρεμβολή γίνεται από πλευρικό λοβό προς το συνδρομητή-θύμα. Αυτή η περίπτωση είναι πιο πιθανή να συμβεί από ό,τι η περίπτωση Α γιατί δεν έχει περιορισμό στον προσανατολισμό του παρεμβολέα.

Η περίπτωση D αφορά την παρεμβολή από σταθμό βάσης, η οποία συλλέγεται από πλευρικό ή τον οπίσθιο λοβό της κεραίας του τερματικού(Σχήμα 2.6). Και αυτή η περίπτωση είναι συχνή, διότι οι σταθμοί βάσης φωτίζουν ευρείες περιοχές και, κατά συνέπεια, μπορεί να συμβεί για κάθε προσανατολισμό του θύματος.

Η  περίπτωση Ε είναι παρεμβολή από άλλο συνδρομητικό σταθμό η οποία συλλέγεται από πλευρικό ή τον οπίσθιο λοβό της κεραίας του συνδρομητή-θύμα.

Τέλος, η περίπτωση F αφορά παρεμβολές από δορυφορικά συστήματα στο τμήμα της προς τα κάτω δορυφορικής ζεύξης.

Γενικά το σενάριο παρεμβολής ενός σταθμού βάσης στη ζεύξη τερματικού-σταθμού βάσης θα αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής μελέτης στα επόμενα κεφάλαια με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της παρεμβολής υπό συνθήκες βροχής, στην αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα της κύριας ζεύξης.

Σχήμα 2.6

Σενάρια παρεμβολής σε συνδρομητή εντός του ίδιου συστήματος LMDS

##### Τρόποι αποφυγής φαινομένων παρεμβολής

Για την αποφυγή των ανεπιθύμητων συνεπειών που προκαλούν οι παρεμβολές στα συστήματα LMDS προτείνονται οι ακόλουθοι τρόποι :

- Χρήση κατευθυντικών κεραιών με μικρούς πλευρικούς λοβούς για τους σταθμούς των συνδρομητών.

- Τοποθέτηση ομοδιαυλικών σταθμών βάσης σε μέγιστη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ τους.

- Προσεκτική κατανομή των διαύλων σε τομείς και κυψέλες.

- Χρήση ζώνης διαχωρισμού μεταξύ συστημάτων με γειτονικό φάσμα συχνοτήτων.

- Χρήση διαμόρφωσης σταθερής περιβάλλουσας[9].

- Χρήση γραμμικών ενισχυτών ισχύος [9].

- Χρήση ενισχυτών LNΑ με επαρκές δυναμικό εύρος τόσο για ένα όσο και για πολλά φέροντα για την αποφυγή φαινομένων ενδοδιαμόρφωσης[8].

- Χρήση εύρωστων μεθόδων διαμόρφωσης και τεχνικών διόρθωσης λαθών.

- Μετάδοση ελάχιστης ισχύος από τους πομπούς των τερματικών σταθμών και προσαρμοστικό έλεγχος ισχύος στη ζεύξη ανόδου.

- Χρήση τεχνικών συμπίεσης σημάτων παρεμβολής [10].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΘΟΥΣ ΣΕ ΔΕΚΤΗ LMDS ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ

  - Περιγραφή του προβλήματος

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2 στην ενότητα των σεναρίων παρεμβολής σε ένα ασύρματο σύστημα σταθερής πρόσβασης, το πρόβλημα το οποίο θα εξεταστεί είναι αυτό της παρεμβολής ενός σταθμού βάσης στην κύρια ζεύξη επικοινωνίας ενός συνδρομητή με το σταθμό βάσης του. Η ανάλυση που γίνεται αφορά την προς τα κάτω ζεύξη. Ο παρεμβαλλόμενος σταθμός βάσης μπορεί να ανήκει στο ίδιο το σύστημα ή σε άλλο που λειτουργεί σε γειτονική περιοχή του φάσματος . Επιπλέον γίνεται η υπόθεση ότι και οι δύο ζεύξεις χρησιμοποιούν απλή κατακόρυφη πόλωση και κωδικοποίηση σχήματος QPSK. Η επιλογή του είδους αυτού της διαμόρφωσης έγινε θεωρώντας το σύστημα  LMDS A7390 της Alcatel.

Η γεωμετρία του προβλήματος απεικονίζεται στο σχήμα 3.1. Η κεραία του συνδρομητή λαμβάνει τα σήματα του κύριου και του παρεμβαλλόμενου σταθμού βάσης, που βρίσκονται σε απόστασεις Lc και Li αντίστοιχα. Οι διαδρομές που ακολουθούν τα σήματα αυτά σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία Δψ.

|  | Κύριος Σταθμός Βάσης |
| --- | --- |
|  | Παρεμβάλλων Σταθμός Βάσης |

Σχήμα 3.1

#### Γεωμετρία του προβλήματος

  - Ρυθμός λανθασμένων ψηφίων και πιθανότητα λανθασμένων ψηφίων

Ο ρυθμός λανθασμένων ψηφίων (Bit Error Rate) περιγράφει το ποσοστό των λανθασμένων ψηφίων μετά την ψηφιακή αποδιαμόρφωση. Το μέγεθος αυτό αναφέρεται τόσο στα ψηφία πληροφορίας όσο και στα πρόσθετα ψηφία που χρησιμοποιούνται για εφοδιασμό του σήματος με διορθωτική ικανότητα.

Εκτός από το ρυθμό λαθών BER που μετράται στο δέκτη, χρησιμοποιείται και η παράμετρος πιθανότητα λανθασμένων ψηφίων BEP (Bit Error Probability), η οποία μπορεί να υπολογιστεί με μαθηματικό τρόπο και αποτελεί μια θεωρητική εκτίμηση της επίδοσης ενός συστήματος ψηφιακών επικοινωνιών.

  - Υπολογισμός της πιθανότητας λανθασμένων ψηφίων

Το σήμα που φθάνει στην είσοδο του αποκωδικοποιητή του τερματικού σταθμού αποτελείται από δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι το χρήσιμο σήμα που προέρχεται από τον κύριο σταθμό βάσης :

c(t) = A.mc(t).cos(2πfct + ψ) + A.ms(t). sin(2πfc t + ψ)	(3.1)

όπου Α είναι το πλάτος του φέροντος σήματος, mc(t) και ms(t) τα σήματα πληροφορίας στα δύο ορθογώνια κανάλια(τα οποία παίρνουν τιμές +1 και -1, fc η συχνότητα του φέροντος και ψ η αρχική φάση του φέροντος.

Ο δεύτερος όρος είναι το παρεμβαλλόμενο σήμα που προέρχεται από άλλο σταθμό βάσης. Στη γενική περίπτωση, η φάση του φέροντός του είναι διαφορετική από τη φάση του φέροντος του χρήσιμου σήματος. Επιπλέον, τα σήματα πληροφορίας του, mic(t) και mis(t), δεν είναι συγχρονισμένα με εκείνα του χρήσιμου σήματος. Συνεπώς :

i(t) = B. mic(t-Δt).cos(2πfct + ψ-Δψ) + Β.mis(t-Δt). sin(2πfc t + ψ-Δψ)	(3.2)

όπου Β είναι το πλάτος του παρεμβαλλόμενου φέροντος σήματος, mic(t) και mis(t) τα σήματα πληροφορίας στα δύο ορθογωνικά κανάλια(τα οποία παίρνουν τιμές +1 και –1), Δψ η διαφορά φάσης του φέροντος ως προς το φέρον του χρήσιμου σήματος και Δt η χρονική καθυστέρηση των σημάτων πληροφορίας ως προς εκείνα του χρήσιμου σήματος(Σχήμα 3.2). Η διάρκεια ενός συμβόλου(δύο δυαδικά ψηφία) είναι και στα δύο σήματα ίση με Ts.

mc(t) ή ms(t)       i(t)

(n+1)Ts                                  		                                                                                                                                                                                                                                               nTs

Δt

#### Σχήμα 3.2

Χρονική καθυστέρηση σημάτων πληροφορίας

a = -1			 	 a= +1

b= +1			             b= +1

45o

a = -1			             a= +1

b = -1			             b= -1

#### Σχήμα 3.3

#### Διάγραμμα ολισθήσεων φάσης QPSK

Γίνεται η υπόθεση ότι ο δέκτης επιτυγχάνει κλείδωμα φάσης με το φέρον του χρήσιμου σήματος και ότι συγχρονίζεται με την ακολουθία συμβόλων του χρήσιμου σήματος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία των ορθογωνικών καναλιών του χρήσιμου σήματος στους δύο κλάδους του αποκωδικοποιητή. Ο θόρυβος n(t) που προσθέτει ο τηλεπικοινωνιακός δίαυλος θεωρείται λευκός, προσθετικός με κατανομή πιθανότητας τύπου Gauss. Επιπλέον, χωρίς βλάβη της γενικότητας του προβλήματος, θεωρείται ψ=0.

Το διάγραμμα του αποκωδικοποιητή φαίνεται στο σχήμα 3.4 .

dI

dI

c(t)+i(t)+n(t)	    cos(2πfct)

sin(2πfct)

dQ

dQ

#### Σχήμα 3.4

Αποκωδικοποιητής QPSK

Τα  σήματα πληροφορίας περιγράφονται ως εξής :

mc(t) = a ,  0t Ts	(3.3α)

ms(t) = b ,  0t Ts	(3.3β)

mic(t-Δt)= 	(3.3γ)

mis(t-Δt)= 	(3.3δ)

όπου a =1 , b =1, p =1, q =1, r =1, s =1

Στον άνω κλάδο του αποκωδικοποιητή, το σήμα dI στην έξοδο του κυκλώματος δειγματοληψίας είναι :

Ι1					Ι2

(3.4)

Ι3					  	    Ι4

όπου 	(3.5)

τυχαία μεταβλητή κανονικής κατανομής.

Για τους παρακάτω υπολογισμούς, γίνεται η παραδοχή ότι fc . Ts >>1 οπότε :

Ι1 =   	(3.6)

Ι2 = 0  	(3.7)

Ι3 =    	(3.8)

Ι4 =	(3.9)

Επιπλέον, E[z] =0 	(3.10α)

(3.10β)

όπου no η μονόπλευρη φασματική πυκνότητα ισχύος του θορύβου

Σημειώνεται ότι ισχύει Α>Β, αφού το παρεμβαλλόμενο σήμα είναι πάντα ασθενέστερο.

Τελικά προκύπτει :

++ z	(3.11)

Στον κάτω κλάδο του αποκωδικοποιητή, το σήμα dQ στην έξοδο του κυκλώματος δειγματοληψίας προκύπτει :

Ι1					Ι2

(3.12)

Ι3					  	    Ι4

όπου 									(3.13)

τυχαία μεταβλητή κανονικής κατανομής.

Για τους παρακάτω υπολογισμούς γίνεται η παραδοχή ότι fc . Ts >>1 οπότε :

Ι1 = 0   	(3.14)

Ι2 =   	(3.15)

Ι3 =    	(3.16)

Ι4 =	(3.17)

Ομοίως , E[z] =0 ,

όπου no η μονόπλευρη φασματική πυκνότητα ισχύος του θορύβου

Τελικά για τον κάτω κλάδο προκύπτει :

++ z	(3.18)

Όπως ήταν αναμενόμενο οι δύο κλάδοι είναι ισοδύναμοι. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση συνεχίζεται μόνο για τον άνω κλάδο.

Πρώτα υπολογίζεται η πιθανότητα λανθασμένης αποκωδικοποίησης στην ακολουθία Ι των ψηφίων πληροφορίας, όταν το μεταδιδόμενο ψηφίο είναι το “1” (a=1). Προκύπτουν 16 ισοπίθανα ενδεχόμενα, που αντιστοιχούν στους δυνατούς συνδυασμούς τιμών των p, q, r, s.

- Αν p = -1 , q = -1 , r = -1 , s = -1

+ z

Η πιθανότητα να αναγνωριστεί λόγω σφάλματος το ψηφίο “0” είναι ίση με

PE-1-1-1-1 = P[dI < 0] = P[ z<] =

==

(3.19)

- Αν p = -1 , q = -1 , r = -1 , s = +1

+ B. Δt . sin(Δψ) + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE-1-1-1+1 =	(3.20)

- Αν p = -1 , q = -1 , r = +1 , s = -1

- B. Δt . sin(Δψ) + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE-1-1+1-1 =	(3.21)

- Αν p = -1 , q = -1 , r = +1 , s = +1

+ z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE-1-1+1+1 =	(3.22)

- Αν p = -1 , q = +1 , r = -1 , s = -1

- B. Δt . cos(Δψ)  + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE-1+1-1-1 =	(3.23)

- Αν p = -1 , q = +1 , r = -1 , s = +1

- B. Δt . cos(Δψ) + B. Δt . sin(Δψ)  + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE-1+1-1+1 =	(3.24)

- Αν p = -1 , q = +1 , r = +1 , s = -1

- B. Δt . cos(Δψ) - B. Δt . sin(Δψ)  + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE-1+1+1-1 =  (3.25)

- Αν p = -1 , q = +1 , r = +1 , s = +1

- B. Δt . cos(Δψ) + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE-1+1+1+1 =	(3.26)

- Αν p = +1 , q = -1 , r = -1 , s = -1

+ B. Δt . cos(Δψ) + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE+1-1-1-1 =	(3.27)

- Αν p = +1 , q = -1 , r = -1 , s = +1

+ B. Δt . cos(Δψ) + B. Δt . sin(Δψ)  + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE+1-1-1+1 =(3.28)

- Αν p = +1 , q = -1 , r = +1 , s = -1

+ B. Δt . cos(Δψ) - B. Δt . sin(Δψ)  + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE+1-1+1-1 =(3.29)

- Αν p = +1 , q = -1 , r = +1 , s = +1

+ B. Δt . cos(Δψ) + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE+1-1+1+1 =	(3.30)

- Αν p = +1 , q = +1 , r = -1 , s = -1

+ z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE+1+1-1-1 =	(3.31)

- Αν p = +1 , q = +1 , r = -1 , s = +1

+ B. Δt . sin(Δψ)  + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE+1+1-1+1 =	(3.32)

- Αν p = +1 , q = +1 , r = +1 , s = -1

- B. Δt . sin(Δψ)  + z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE+1+1+1-1 =	(3.33)

- Αν p = +1 , q = +1 , r = +1 , s = +1

+ z

με αντίστοιχη πιθανότητα σφάλματος

PE+1+1+1+1 =	(3.34)

Επομένως η πιθανότητα  σφάλματος εφόσον έχει αποσταλεί το ψηφίο “1” είναι

PE0|1=. ( PE-1-1-1-1 + PE-1-1-1+1 + PE-1-1+1-1 + PE-1-1+1+1 + PE-1+1-1-1 + PE-1+1-1+1 + PE-1+1+1-1 +          + PE-1+1+1+1 + PE+1-1-1-1 + PE+1-1-1+1 + PE+1-1+1-1 + PE+1-1+1+1 + PE+1+1-1-1 + PE+1+1-1+1 +       + PE+1+1+1-1 + PE+1+1+1+1 )	(3.35)

Με την ίδια μέθοδο προσδιορίζεται η πιθανότητα λανθασμένης αποκωδικοποίησης, όταν το μεταδιδόμενο ψηφίο στην ακολουθία Ι των ψηφίων πληροφορίας  είναι το “0” (a=-1). Προκύπτει ότι   PE1|0= PE0|1 .

Επιπλέον, αν υποτεθεί ότι η εκπομπή των ψηφίων “0” και “1” γίνεται με την ίδια πιθανότητα, τότε η έκφραση για την πιθανότητα λανθασμένων ψηφίων στην ακολουθία Ι είναι :

BEPΙi = .PE0|1  + .PE1|0	(3.36)

Ο δείκτης i υποδηλώνει ότι η σχέση 3.36 εκφράζει μια “στιγμιαία” τιμή της πιθανότητας λανθασμένων ψηφίων, αφού οι ποσότητες Δψ και Δt είναι τυχαίες μεταβλητέσς.

Οι ενέργειες ψηφίου του χρήσιμου και του παρεμβαλλόμενου σήματος είναι :

Εbc = 	(3.37)

Εbi = 	(3.38)

Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις αυτές, οι εκφράσεις (3.19) – (3.34) για τις πιθανότητες σφάλματος τροποποιούνται :

PE-1-1-1-1  = 	(3.39)

PE-1-1-1+1 =	(3.40)

PE-1-1+1-1  =	(3.41)

PE-1-1+1+1 =	(3.42)

PE-1+1-1-1=	(3.43)

PE-1+1-1+1=	(3.44)

PE-1+1+1-1=	(3.45)

PE-1+1+1+1 =	(3.46)

PE+1-1-1-1  =	(3.47)

PE+1-1-1+1 = 	(3.48)

PE+1-1+1-1 =	(3.49)

PE+1-1+1+1= 	(3.50)

PE+1+1-1-1 = 	(3.51)

PE+1+1-1+1= 	(3.52)

PE+1+1+1-1 =	(3.53)

PE+1+1+1+1=	(3.54)

Οι ποσότητες και  αποτελούν τους λόγους ενέργειας ψηφίου προς την πυκνότητα ισχύος θορύβου του χρήσιμου και του παρεμβαλλόμενου σήματος αντίστοιχα. Συνήθως οι ποσότητες αυτές εκφράζονται σε dB, οπότε στις σχέσεις (3.39) – (3.54) πρέπει να αντικατασταθούν με  και  αντίστοιχα.

Είναι φανερό ότι το μέγεθος BEPΙi , που δίνεται στη σχέση (3.36), εξαρτάται από τη διαφορά φάσης Δψ και τη χρονική καθυστέρηση Δt και όπως ήδη έχουμε αναφέρει απoτελούν τυχαίες μεταβλητές. Η τ.μ. Δψ είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο διάστημα [0,2π), ενώ η τ.μ. είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο διάστημα [0,1). Επομένως η μέση τιμή της πιθανότητας λανθασμένης αποκωδικοποίησης ψηφίου ως προς Δψ και  θα είναι :

BEPI =	(3.55)

Επειδή οι δύο κλάδοι του αποκωδικοποιητή είναι ισοδύναμοι, η μέση τιμή της BEPQi για τον κάτω κλάδο Q  του αποκωδικοποιητή δίνεται από την ίδια σχέση. Τελικά, η πιθανότητα εσφαλμένης αποκωδικοποίησης ψηφίου θα είναι :

BEP = 	(3.56)

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η πιθανότητα εσφαλμένης αποκωδικοποίησης εξαρτάται αποκλειστικά από τις ποσότητες και . Έτσι, όταν ο λόγος αυξάνεται, η πιθανότητα λανθασμένων ψηφίων μικραίνει, ενώ  όταν ο λόγος αυξάνεται, η πιθανότητα λανθασμένων ψηφίων μεγαλώνει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ LMDS

  - Απόσβεση των σημάτων λόγω φαινομένων βροχόπτωσης

Όπως έχει αναφερθεί και στο πρώτο κεφάλαιο στην ενότητα των θεμάτων διάδοσης, τα σήματα των συστημάτων LMDS υφίστανται αποσβέσεις λόγω βροχόπτωσης. Οι αποσβέσεις αυτές μεταβάλλονται με τυχαίο τρόπο.

Στην παρούσα μελέτη γίνεται η παραδοχή ότι η βροχή έχει επίδραση τόσο στο χρήσιμο όσο και στο παρεμβαλλόμενο σήμα. Η υπόθεση αυτή είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα εξαιτίας της στενής δέσμης της κεραίας του χρήστη και των μικρών αποστάσεων μεταξύ σταθμών βάσης-χρήστη. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την επίδραση της βροχής, οι λόγοι ενέργειας ψηφίου προς την πυκνότητα ισχύος θορύβου μπορούν να γραφούν ως εξής

(4.1α)

(4.1β)

όπου ΑH, BH είναι τα πλάτη του χρήσιμου και του παρεμβαλλόμενου σήματος υπό συνθήκες καθαρού ουρανού (clear sky) και γc , γi οι αντίστοιχοι συντελεστές εξασθένησης λόγω βροχής. Οι δείκτες c (carrier) και i (interference) αναφέρονται στο χρήσιμο και παρεμβαλλόμενο σήμα αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης H υποδηλώνει σήμα προερχόμενο από σταθμό βάσης.

Αν οι σχέσεις (4.1α), (4.1β) εκφραστούν σε dB προκύπτει ότι

(4.1α)

(4.2β)

όπου έχουν οριστεί :

Αc = -10log γc2					(4.3α)

Αi = -10log γi2					(4.3β)

Οι όροι Αc , Ai  εκφράζουν σε dB την απόσβεση που υφίστανται λόγω βροχής τα αντίστοιχα σήματα. Οι ποσότητες και εκφράζουν σε dB τους λόγους ενέργειας ψηφίου προς την πυκνότητα ισχύος θορύβου υποθέτοντας συνθήκες καθαρού ουρανού. Οι ποσότητες αυτές είναι σταθερές , αφού κάθε σταθμός βάσης εκπέμπει μια ορισμένη ισχύ .

Όπως φάνηκε στο κεφάλαιο 3, η πιθανότητα εσφαλμένων ψηφίων  εξαρτάται αποκλειστικά από τους λόγους ενέργειας ψηφίου προς την πυκνότητα ισχύος θορύβου του χρήσιμου και παρεμβαλλόμενου σήματος. Οι σχέσεις (4.1α) , (4.1β) φανερώνουν ότι οι λόγοι αυτοί δεν είναι σταθεροί, αλλά μεταβάλλονται εξαιτίας των τ.μ. Αc , Ai .Κατά συνέπεια η πιθανότητα λάθους είναι και αυτή τυχαία μεταβλητή.

  - Διαθεσιμότητα και αξιοπιστία ζεύξεων LMDS

Η ποιότητα των συστημάτων LMDS αξιολογείται από τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία που επιτυγχάνουν. Η διαθεσιμότητα εκφράζεται από το χρονικό ποσοστό στη διάρκεια ενός έτους κατά το οποίο ο δέκτης διατηρεί το συγχρονισμό του. Για να διατηρείται ο συγχρονισμός, ο ρυθμός λανθασμένων ψηφίων BER δεν πρέπει να υπερβαίνει μια στάθμη κατωφλίου BERth, που συνήθως λαμβάνεται ίση με 10-3. Ισοδύναμα, η διαθεσιμότητα εκφράζεται από το χρόνο διακοπής της λειτουργίας Τout ή από την πιθανότητα διακοπής Pout. Με βάση τα προηγούμενα, ισχύουν οι σχέσεις :

Pout = Pr(BER > BERth)	(4.4)

Tout = 525600 Pout (λεπτά/έτος)								(4.5)

Η αξιοπιστία σχετίζεται με το ρυθμό λανθασμένων ψηφίων που προκύπτει στην έξοδο του αποκωδικοποιητή του δέκτη. Κατά τη λειτουργία της ζεύξης LMDS υπό συνθήκες καθαρού ουρανού και απουσία παρεμβολής, ο ρυθμός λαθών διατηρείται σταθερός και καθορίζεται από την τιμή του λόγου .Όταν στη ζεύξη επικοινωνίας παρεμβάλλει άλλος σταθμός βάσης, ο ρυθμός λαθών διατηρείται και πάλι σταθερός, αλλά η τιμή του καθορίζεται από τους λόγους και . Ωστόσο, στην περίπτωση βροχοπτώσεων ο ρυθμός λαθών σημειώνει διακυμάνσεις που πολλές φορές είναι σημαντικές εξαιτίας των μεταβλητών αποσβέσεων που υφίστανται το χρήσιμο και παρεμβαλλόμενο σήμα λόγω βροχοπτώσεων. Η αξιοπιστία, λοπόν, του συστήματος περιγράφεται ποσοτικά από το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο επιτυγχάνεται ρυθμός λαθών μεγαλύτερος μιας δεδομένης στάθμης. Ισοδύναμα, η αξιοπιστία περιγράφεται από την πιθανότητα υπέρβασης μιας στάθμης ρυθμού λαθών BERsp, δηλαδή την πιθανότητα

Psp= Pr(BER> BERsp) 									(4.6)

ή από το χρόνο υπέρβασης της στάθμης BERsp

Τsp =525600 Psp (λεπτά/έτος)									(4.7)

Τόσο η διαθεσιμότητα, όσο και η αξιοπιστία των ψηφιακών συστημάτων επικοινωνιών, προδιαγράφονται από το Διεθνή Οργανισμό ITU-R. Οι προδιαγραφές επίδοσης καθορίζονται μέσω του ποσοστού χρόνου Psp υπέρβασης για διάφορες στάθμες BEPsp. Ένα σύστημα ικανοποιεί μια δεδομένη απαίτηση αξιοπιστίας, όταν κατά τη διάρκεια ενός έτους η BEP γίνεται μεγαλύτερη της BEPsp για ποσοστό χρόνου μικρότερο από αυτό που καθορίζει η τιμή Psp. Η κατανομή   BEPsp-Psp ορίζει μια μάσκα πιθανότητας λάθους. Η γενική μορφής μιας μάσκας πιθανότητας λάθους, που συστήνει η ITU για διάφορους ρυθμούς μετάδοσης ψηφίων, καθορίζεται από τρία χρακτηριστικά ζεύγη της πιθανότητας λάθους και της αντίστοιχης πιθανότητας υπέρβασης. Στον πίνακα (4.1) δίνονται ορισμένα παραδείγματα για διάφορους ρυθμούς μετάδοσης και χωρίς κωδικοποίηση διόρθωσης λαθών.

| Ρυθμός μετάδοσης (Mbps) | Ποσοστό χρόνου Psp (%) | BEPsp |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.04 | 7E-6 |
|  | 0.6 | 3E-7 |
|  | 4.0 | 5E-8 |
| 2.0 | 0.04 | 7E-5 |
|  | 0.6 | 2E-7 |
|  | 4.0 | 2E-8 |
| 6.0 | 0.04 | 8E-6 |
|  | 0.6 | 1E-7 |
|  | 4.0 | 1E-8 |
| 51.0 | 0.04 | 4E-6 |
|  | 0.6 | 2E-8 |
|  | 4.0 | 2E-9 |
| 155.0 | 0.04 | 1E-6 |
|  | 0.6 | 1E-8 |
|  | 4.0 | 1E-9 |

Πίνακας 4.1

Κατανομές BEPsp- Psp για διάφορους ρυθμούς μετάδοσης

Ο πίνακας αυτός προέκυψε με βάση τις προδιαγραφές της Σύστασης ITU-T G.826 και με την παραδοχή ότι σε κάθε εμφάνιση λαθών καταιγιστικής μορφής ο μέσος αριθμός λανθασμένων ψηφίων (errors per burst) είναι ίσος με 10.

Στην παρακάτω ανάλυση χρησιμοποιείται η πιθανότητα λάθους BEP ως μέγεθος για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας ενός συστήματος LMDS και όχι ο ρυθμός λαθών BER, αφού έχει προσδιοριστεί η σχέση για την πιθανότητα λάθους στο κεφάλαιο 3.

  - Συνθήκη επίδοσης χειρότερης μιας δεδομένης στάθμης

Κατά τα χρονικά διαστήματα όπου το σύστημα είναι διαθέσιμο, η πιθανότητα λανθασμένων ψηφίων παίρνει τιμές μικρότερες από την τιμή BEPth. Για την περίπτωση αυτή έχει νόημα να οριστεί η συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται προκειμένου η πιθανότητα λανθασμένων ψηφίων να υπερβαίνει μια δεδομένη στάθμη BEPsp , η οποία θα είναι μικρότερη από την BEPth. O δείκτης sp (specification) υποδηλώνει ότι η στάθμη αυτή ενδεχομένως σχετίζεται με κάποια προδιαγραφή που πρέπει να ικανοποιεί το σύστημα.

Η συνθήκη υπέρβασης δεδομένης στάθμης προκύπτει ως εξής :

ΒΕP>BEPsp

(4.8)

Η τιμή  προσδιορίζεται από την επίλυση της υπερβατικής εξίσωσης

(4.9)

για κάθε τιμή της μεταβλητής Αi. Είναι φανερό ότι η προσδιοριστέα αυτή τιμή εξαρτάται από την παρεμβολή του γειτονικού σταθμού βάσης.

Αν ληφθεί υπόψη και ο περιορισμός Αc , Αi 0, τότε καταλήγει κανείς στην ακόλουθη συνθήκη υπέρβασης της στάθμης BEPsp

Αc 					(4.10)

Αi 0

όπου 			(4.11)

το περιθώριο διαλείψεων της κύριας προς τα κάτω ζεύξης του συνδρομητικού σταθμού, το οποίο εξαρτάται από την απόσβεση του παρεμβάλλοντος σταθμού βάσης.

#### Σχήμα 4.1

Διάγραμμα Αc - Ai ,συνθήκη επίδοσης χειρότερης μιας δεδομένης στάθμης

Στο σχήμα (4.1) απεικονίζεται γραφικά η συνθήκη αυτή. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι για μεγάλες τιμές της απόσβεσης Αi του παρεμβαλλόμενου σήματος η καμπύλη Αc,sp(Ai), έχει ασυμπτωτική συμπεριφορά και το σύστημα συμπεριφέρεται σα να μην υπήρχε η παρεμβολή του άλλου σταθμού βάσης. Επίσης, το σημείο τομής της Αc,sp(Ai) με τον άξονα Αi μπορεί να πάρει θετικές ή αρνητικές τιμές. Στην περίπτωση όπου Αio,sp<0, η τιμή του λόγου είναι μεγαλύτερη από την τιμή  για όλες τις τιμές της απόσβεσης του παρεμβαλλόμενου σήματος και υπάρχει ένα μέγιστο μη μηδενικό όριο Αc,sp για την απόσβεση του χρήσιμου σήματος ώστε το σύστημα να έχει ρυθμό λαθών ίσο με BEPsp. Αντίθετα, στην περίπτωση όπου Αio,sp>0, η τιμή του λόγου είναι μικρότερη ή ίση με την τιμή  για μικρές τιμές της απόσβεσης του παρεμβαλλόμενου σήματος, το οποίο σημαίνει ότι για αυτές τις τιμές του Αi η επίδοση του συστήματος δε μπορεί να είναι ίση με αυτή που καθορίζει η τιμή BEPsp. Και για τις δύο περιπτώσεις η περιοχή D1 παριστάνει το ενδεχόμενο BEP>BEPsp.

4.4  Συνθήκη μη διαθεσιμότητας

Η συνθήκη μη διαθεσιμότητας προκύπτει ως υποπερίπτωση της συνθήκης υπέρβασης δεδομένης στάθμης, αν στην προηγούμενη διαδικασία τεθεί BEPsp= BEPth.

Επομένως, η συνθήκη μη διαθεσιμότητας της ζεύξης προκύπτει ως εξής :

ΒΕP>BEPth

(4.12)

Αν ληφθεί υπόψη και ο περιορισμός Αc , Αi 0, τότε καταλήγει κανείς στην ακόλουθη συνθήκη μη διαθεσιμότητας :

Αc 					(4.13)

Αi 0

όπου 			(4.14)

Οι σχέσεις (4.10), (4.11) και (4.13), (4.14) μπορούν να παρασταθούν από κοινού σε ένα διάγραμμα όπως φαίνεται στο σχήμα (4.2). Η γραμμοσκιασμένη περιοχή παριστάνει το ενδεχόμενο BEP>BEPth. Και πάλι διακρίνονται δύο περιπτώσεις ως προς το σημείο τομής Αio,th της καμπύλης Αc,th(Ai) με τον άξονα Ai.

#### Σχήμα 4.2

Διάγραμμα Αc - Ai ,

συνθήκη μη διαθεσιμότητας και επίδοσης χειρότερης μιας δεδομένης στάθμης

  - Εκφράσεις μεγεθών διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας

Η πιθανότητα υπέρβασης της στάθμης BEPsp προσδιορίζεται ως η πιθανότητα εμφάνισης του ενδεχομένου BEP>BEPsp. Αυτό σημαίνει

Psp =Pr( BEP>BEPsp ) = Pr( Αc ,  Αi 0 )					(4.15)

Αντίστοιχα, η πιθανότητα μη διαθεσιμότητας του κύριου συστήματος προσδιορίζεται ως η πιθανότητα εμφάνισης του ενδεχομένου BEP>BEPth ,δηλαδη

Pth =Pr( BEP>BEPth ) = Pr( Αc ,  Αi 0 ) 					(4.16)

Υποθέτοντας ότι η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των αποσβέσεων Αc, Ai (Ac,Ai) είναι γνωστή μπορούν να υπολογιστούν οι πιθανότητες των προαναφερθέντων ενδεχομένων.

#### Πιθανότητα μη διαθεσιμότητας

Δύο περιπτώσεις :

Ι)   Αio,th  0 ,  Pout =					(4.17)

II) Αio,th  > 0 ,   Pout =

(4.18)

#### Πιθανότητα επίδοσης χειρότερης μιας δεδομένης στάθμης

Δύο περιπτώσεις :

Ι)   Αio,sp  0 ,  Psp =					(4.19)

II) Αio,sp > 0 ,   Psp =

(4.20)

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται η μοντελοποίηση της απόσβεσης λόγω βροχής και δίνεται η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας fAcAi(Ac,Ai) που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των ανωτέρω πιθανοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΗΣ

  - Περιγραφή του μέσου βροχής

Η βροχή είναι ένα φαινόμενο που μεταβάλλεται με τυχαίο τρόπο στο χώρο και στο χρόνο και επομένως μπορεί να μελετηθεί μόνο με χρήση στατιστικής ανάλυσης.

Η ένταση βροχόπτωσης R προσδιορίζει το ύψος του νερού που φθάνει στη γη ανά μονάδα χρόνου. Όπως είναι προφανές, η ένταση της βροχόπτωσης εξαρτάται από τον αριθμό των βροχοσταγόνων ανά μονάδα όγκου του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς επίσης και από την στατιστική κατανομή των μεγεθών των σταγόνων. Κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης, η ένταση R είναι μια τυχαία διαδικασία του χρόνου και του χώρου.

Τα διαθέσιμα δεδομένα για την ένταση της βροχόπτωσης δείχνουν επιπλέον ότι οι κατανομές του R, που αναφέρονται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, διαφέρουν για την ίδια τοποθεσία από μετρητή σε μετρητή. Αυτό δεν σχετίζεται με τη χωρική ανομοιογένεια της βροχής, αλλά επιβάλλει τη γνώση της στατιστικής συμπεριφοράς μακρού χρονικού διαστήματος της σημειακής έντασης της βροχόπτωσης. Πράγματι, επιβεβαιώνεται πειραματικά ότι οι κατανομές μακρού χρονικού διαστήματος της τ.μ. R για διάφορα σημεία στην ίδια τοποθεσία συγκλίνουν σε μία ενιαία τιμή[14].

Η γνώση της κατανομής της τ.μ. R σε κάθε περιοχή είναι απαραίτητη για τη σχεδίαση μιας ραδιοζεύξης που λειτουργεί σε συχνότητες πάνω από 10GHz και, κατά συνέπεια, στη μελέτη και σχεδίαση μιας ζεύξης ενός συστήματος LMDS. Στη μοντελοποίηση του προβλήματός θα γίνει η προσέγγιση της κατανομής της τ.μ. R με τη λογαριθμοκανονική κατανομή.

Κλείνοντας το θέμα της περιγραφής του μέσου της βροχής θα πρέπει να τονιστεί ότι σημαντικό ρόλο για τον προσδιορισμό της απόσβεσης του σήματος που εισάγει η βροχή, παίζει η μακροσκοπική δομή της. Στην παρούσα εργασία υιοθετείται το πολύ διαδεδομένο μοντέλο των συνεκτικών βροχοπυρήνων. Σύμφωνα με αυτό, η βροχή αποτελείται από μεμονωμένους βροχοπυρήνες, μέσα στους οποίους το στοχαστικό μέγεθος της σημειακής έντασης της βροχόπτωσης εμφανίζει έντονη αυτοσυσχέτιση. Τους πυρήνες αυτούς περιβάλλουν περιοχές στρωσιγενούς βροχής, όπου η ένταση R παραμένει σταθερή. Η έκταση των βροχοπυρήνων εξαρτάται από την περιοχή όπου σχηματίζονται και φθάνει μέχρι δεκάδες χιλιόμετρα. Από την άλλη πλευρά, για ασθενείς βροχοπτώσεις(R<10mm/hr), η βροχή εμφανίζεται χωρικά ομογενής σε μεγάλη έκταση[14].

# Ειδική Απόσβεση

Με τον όρο απλό ραδιοβήμα εννοούμε το σύνολο των σημείων του χώρου μεταξύ κεραιών πομπού και δέκτη που συντελούν στη διάδοση της ενέργειας των μικροκυμάτων. Κατά τους Bodtmann και Ruthroff ο χώρος αυτός ταυτίζεται με το πτώτο ελλειψοειδές του Fresnel και κατά τη διάρκεια βροχής είναι γεμάτος με σταγόνες, ο αριθμός των οποίων είναι αύξουσα συνάρτηση της έντασης βροχόπτωσης R. Σε περίπτωση καταιγίδας η βροχή παρουσιάζει έντονη ανομοιογένεια ως προς την τιμή του R κατά μήκος ενός απλού ραδιοβήματος.

Η ειδική απόσβεση Α0(dB/Km) ορίζεται ως η εξασθένηση ανά μονάδα μήκους που υφίσταται το ηλεκτρομαγνητικό κύμα από ένα χωρικά ομογενές μέσο βροχής. Αν Α(dB) είναι η συνολική απόσβεση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που οφείλεται στην βροχόπτωση, τότε ισχύει η σχέση:

Α=	(5.1)

όπου η ολοκλήρωση γίνεται κατά μήκος ενός απλού ραδιοβήματος μήκους L.

H ειδική απόσβεση συνδέεται με την ένταση της βροχόπτωσης μέσω της σχέσης          [Olsen et al, 1978]:

(5.2)

Στη σχέση αυτή τα  α και b εξαρτώνται από τη συχνότητα f, το είδος της πόλωσης καθώς και από τους παράγοντες που περιγράφουν τη μικροσκοπική δομή του μέσου βροχής. Για χωρικά ομογενείς βροχοπτώσεις, η απόσβεση Αh  που εισάγεται σε μήκος ζεύξης L προκύπτει ανάλογη του L και δίνεται από την παρακάτω σχέση :

L   	(5.3)

Για γραμμική και κυκλική πόλωση οι συντελεστές α και b μπορούν να υπολογισθούν από τις παρακάτω σχέσεις :

(5.4)

(5.5)

όπου αΗ,bH και αV,bV είναι οι αντίστοιχες τιμές των συντελεστών α, b για οριζόντια και κατακόρυφη πόλωση, φ η γωνία ανύψωσης του ραδιοβήματος ( για την περίπτωση ζεύξης συστήματος LMDS φ=0ο ) και τ η γωνία πόλωσης ως προς τον ορίζοντα ( τ=45ο για κυκλική πόλωση). Οι συντελεστές αΗ,bH και αV,bV  μπορούν να υπολογιστούν κάνοντας κατάλληλες υποθέσεις για τη μικροσκοπική περιγραφή του μέσου της βροχής. Μια βασική υπόθεση είναι η κατανομή του μεγέθους της σταγόντας και η μορφή του σχήματος. Κατά την παρούσα ανάλυση χρησιμοποιείται η κατανομή των Laws και Parsons η οποία έχει εφαρμογή σε περιοχές εύκρατων κλιμάτων. Οι τιμές των αΗ,bH και αV,bV  για την κατανομή αυτή και για συχνότητες από 10GHz έως 30GHz, προσεγγίζονται από τους τύπους :

αΗ = 2.1114 . 10-5 . f 2.71896

αV = 1.6953 . 10-5 . f 2.7183

bH = 1.7694 – 0.23202 . lnf

bV = 1.8376 – 0.25536 . lnf 	(5.6)

όπου f η συχνότητα εκφρασμένη σε GHz.

# Πιθανοτική ανάλυση απόσβεσης σήματος επίγειας ζεύξης χωρίς παρεμβολή

Σύμφωνα με το μοντέλο του Lin οι κατανομές της σημειακής βροχόπτωσης R καθώς και της απόσβεσης Α προσεγγίζονται ικανοποιητικά από τη λογαριθμοκανονική κατανομή για περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Σκοπός λοιπόν είναι να προσδιοριστούν οι παράμετροι Αm και Sα της κατανομής της απόσβεσης για μια επίγεια ζεύξη μήκους L. Για την ανάλυση που ακολουθεί λαμβάνεται υπόψη ότι η κατανομή R έχει τις ίδιες παραμέτρους Rm και Sr σε όλη την περιοχή της ζεύξης .

Η μέση τιμή μ0 και η τυπική απόκλιση σ0 της τ.μ. Α0 δίνονται από τις σχέσεις :

μ0= Ε[Α0]=α Ε[Rb] = α . mb	(5.7)

(5.8)

όπου mk η ροπή k τάξης της τ.μ. R.

Από τη σχέση (5.1) υπολογίζεται η μέση τιμή μα της απόσβεσης  Α κατά μήκος της ζεύξης :

μα= Ε[Α]=	(5.9)

Για την τυπική απόκλιση σα  της Α προκύπτει :

(5.10)

όπου Α0(l1), Α0() οι τιμές της ειδικής απόσβεσης σε δύο σημεία της διαδρομής που απέχουν από την αρχή της ζεύξης αποστάσεις l1 και  αντίστοιχα.

Στην περίπτωση καταιγίδας η βροχή παρουσιάζει έντονη ανομοιογένεια ως προς την τιμή του R κατά μήκος της διαδρομής του σήματος. Συνεπώς ορίζεται ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης ρ1 :

(5.11)

που περιγράφει την οριζόντια μεταβολή της δομής της βροχής.

Θεωρώντας τη βροχή χωρικά στάσιμη στοχαστική διαδικασία, ισχύει :

ρ1(l1,)=ρ1( | l1-| ) = ρ1( d )	(5.12)

όπου d η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής.

Συνεπώς η σχέση (5.10) με τη βοήθεια της (5.11) γίνεται :

(5.13)

όπου Η1 = 	(5.14)

Τελικά η τυπική απόκλιση της απόσβεσης θα ισούται με :

(5.15)

Σύμφωνα με το μοντέλο του Lin ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης δίνεται από τη σχέση :

(5.16)

όπου G σταθερά εξαρτώμενη από τη γεωγραφική περιοχή και Dr  η μέγιστη διάσταση του βροχοπυρήνα. Χρησιμοποιώντας τη σχέση (5.16) μπορεί να υπολογιστεί το μέγεθος Η1 της σχέσης (5.14) (βλ. Παράρτημα Α) :

Η1 = 	(5.17)

Οι πρακτικές τιμές που λαμβάνει η παράμετρος G είναι 0,75 μέχρι 3Km, ενώ η διάσταση του βροχοπυρήνα Dr κυμαίνεται από 15 έως 30Km.

Αν υποτεθεί ότι Rm , Sr είναι οι παράμετροι της λογαριθμοκανονικής κατανομής της έντασης της βροχόπτωσης R, οι ροπές της τ.μ. R προκύπτουν ίσες με :

mb=	(5.18)

m2b=	(5.19)
Αν Am , Sα είναι οι παράμετροι της λογαριθμοκανονικής κατανομής της τ.μ. της απόσβεσης Α, τότε η μέση τιμή και η τυπική απόκλισή της θα είναι :

μα=Αm. 	(5.20)

(5.21)

Οι σχέσεις (5.18)-(5.21) αποδεικνύονται στο Παράρτημα Β.

Οι δυο τελευταίες σχέσεις μαζί με τις σχέσεις (5.9) και  (5.15) αποτελούν ένα σύστημα με αγνώστους τα Αm και Sa2. Επιλύοντας το σύστημα προκύπτει :

Sα2= ln	(5.22)
Αm =	(5.23)

Οι παραπάνω σχέσεις δίνουν τις παραμέτρους Αm και Sa της λογαριθμοκανονικής κατανομής της τ.μ. της απόσβεσης Α δεδομένων των παραμέτρων Rm , Sr της τ.μ. R και των παραμέτρων α, b , L , Η1.

Ο διεθνής οργανισμός ITU-R , για περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επαρκή πειραματικά δεδομένα, πρότεινε 15 διαφορετικές κλιματικές ζώνες ανά τον κόσμο στις οποίες καθορίζονται οι παράμετροι της Rm , Sr. Επειδή όμως η κατανομή διαφέρει από τόπο σε τόπο,  η ITU-R με μια πρόσφατη σύστασή της πρότεινε τους χάρτες βροχής με βάση τους οποίους έχει χωριστεί η Γη σε τετραγωνάκια εμβαδού 1.5ο x 1.5ο .Για κάθε ένα από αυτά τα σημεία υπάρχουν διαθέσιμες τιμές για ορισμένες στατιστικές παραμέτρους βάσει των οποίων μπορούν να υπολογιστούν οι παράμετροι Rm , Sr.

Δεδομένων των παραμέτρων Αm και Sa η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τ.μ. Α είναι :

fA(A)=	(5.24)

# Πιθανοτική ανάλυση απόσβεσης χρήσιμου και παρεμβαλλόμενου σήματος επίγειας ζεύξης

Στην υποθετική επίγεια ζεύξη που εξετάζεται, ο δέκτης (π.χ. ενός συστήματος LMDS) λαμβάνει δύο σήματα, το χρήσιμο και το παρεμβαλλόμενο. Οι αποσβέσεις Αc, Ai  των σημάτων αυτών είναι μεταξύ τους συσχετισμένες. Αν μαc, μαi οι μέσες τιμές και σαc, σαi οι τυπικές αποκλίσεις των τ.μ. Αc, Ai αντίστοιχα, ο συντελεστής συσχέτισης ρ ορίζεται ως εξής :

(5.25)

Έτσι, προκύπτει ότι :

Ε[ΑcAi] = ρ . σαc . σαi +  . μαc . μαi	(5.26)

Όμως, ΑcAi =	(5.27)

όπου Αοc , Αοi είναι οι τιμές της ειδικής απόσβεσης σε δύo σημεία, ένα στη διαδρομή του χρήσιμου σήματος και ένα στη διαδρομή του παρεμβαλλόμενου σήματος, που απέχουν αποστάσεις lc και li αντίστοιχα από την αρχή. Το μήκος της διαδρομής του χρήσιμου σήματος είναι Lc και του παρεμβαλλόμενου Li. Επομένως :

E[AcAi] = 	(5.28)

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των Αοc , Αοi  είναι :

(5.29)

όπου μοc, μοi οι μέσες τιμές και σοc, σοi οι τυπικές αποκλίσεις των τ.μ. Αοc, Aoi αντίστοιχα.

Από τη σχέση (5.29) προκύπτει :

Ε[ΑοcAοi] = ρ2 . σοc . σοi +  . μοc . μοi	(5.30)

Άρα, η (5.28) γράφεται :

E[AcAi] = =	(5.31)

όπου Η2 = 	(5.32)

Με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των σχέσεων (5.9) και (5.15) υπολογίζονται τα παρακάτω :

(5.33α)

(5.33β)

(5.33γ)

(5.33δ)

όπου οι παράμετροι Η1c, Η1i ορίζονται όμοια με την παράμετρο Η1 στη σχέση (5.14). Στη γενική περίπτωση τα μήκη Lc και Li δεν είναι ίσα και οι παράμετροι Η1c, Η1i διαφέρουν. Τελικά  η (5.25) γράφεται :

(5.34)

Επεκτείνοντας το μοντέλο του Lin προκύπτει ότι οι τυχαίες μεταβλητές Αc, Ai  ακολουθούν από κοινού λογαριθμοκανονική κατανομή. Για την εύρεση των παραμέτρων της απαιτείται ο υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης ρ και επομένως του Η2.

Το Η2 προσδιορίζεται με αριθμητικό τρόπο από τη σχέση (5.32) χρησιμοποιώντας την παρακάτω σχέση υπολογισμού του ρ2.

(5.35)

Σημειώνεται ότι d είναι η απόσταση μεταξύ δύο σημείων που το καθένα ανήκει σε ξεχωριστή διαδρομή.

Από τον ορισμό της λογαριθμοκανονικής κατανομής είναι φανερό ότι οι τ.μ. lnAc , lnAi ακολουθούν από κοινού κανονική κατανομή. Ο συντελεστής συσχέτισης ρn των τ.μ. lnAc , lnAi ονομάζεται λογαριθμικός συντελεστής συσχέτισης και εκφράζεται συναρτήσει του συντελεστή ρ.

Στο παράρτημα Γ αποδεικνύεται ότι :

Ε[ΑcAi] = ΑmcAmi exp	(5.36)

Τελικά από τις σχέσεις (5.25) και (5.36) προκύπτει :

(5.37)

Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (5.20) , (5.21) για την περίπτωση των δύο διαδρομών προκύπτει:

μαc=Αmc. 	(5.38α)

μαi=Αmi. 	(5.38β)

(5.38γ)

(5.38δ)

Κατά συνέπεια ο συντελεστής συσχέτισης ρ γράφεται :

(5.39)

Λύνοντας ως προς ρn :

(5.40)

Δεδομένων των παραμέτρων Αmc, Αmi, Sαc ,Sαi και ρn η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των τ.μ. Αc, Ai είναι :

fAcAi (Ac,Ai )=	(5.41)

Q(Ac,Ai)= -+

(5.42)

Επίσης, αποδεικνύεται ότι οι τ.μ. :

uc=	(5.43α)

ui=	(5.43β)

έχουν τον ίδιο συντελεστή συσχέτισης ρn με τις lnAc , lnAi ,ενώ η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι :

(5.44)

Επίσης, ισχύει :

(5.45)

όπου 	(5.46)

(5.47)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ LMDS ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ

  - Μετασχηματισμοί των εκφράσεων των μεγεθών διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας

Αν και η από κοινού σ.π.π. των μεγεθών Αc , Ai  έχει προσδιοριστεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι εκφράσεις για τον υπολογισμό των μεγεθών διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας απλοποιούνται με την εφαρμογή του μετασχηματισμού :

uc =    	(6.1)

ui =    	(6.2)

όπου Αmc , Ami , Sαc , Sαi  είναι οι παράμετροι της από κοινού λογαριθμοκανονικής κατανομής που ακολουθούν οι τ.μ. Αc, Ai . Οι τυχαίες μεταβλητές uc, ui  ακολουθούν από κοινού τυπική κανονική κατανομή με συντελεστή συσχέτισης ρn.

#### Πιθανότητα μη διαθεσιμότητας

Εφαρμόζοντας το μετασχηματισμό (6.1) στις σχέσεις  (4.17), (4.18) προκύπτουν τα εξής :

Ι) Όταν Αio,th 0   ,  Pout =	(6.9)

όπου uc,th =	(6.10)

H (6.9) γράφεται :

Pout =

Pout=	(6.11)

IΙ) Όταν Αio,th > 0   ,  Pout =+

(6.12)

όπου uio,th =								(6.13)

Άρα,

Pout = +

Pout=			(6.14)

#### Πιθανότητα επίδοσης χειρότερης μιας δεδομένης στάθμης

Από τις σχέσεις (4.19) , (4.20) προκύπτουν :

I )  Όταν Αio,sp  0 , Psp =

όπου uc,sp =	(6.15)

H (6.9) γράφεται :

Psp =

Psp=	(6.16)

IΙ) Όταν Αio,sp > 0   ,  Psp =+

(6.17)

όπου uio,sp =								(6.18)

Άρα,

Psp = +

Psp=			(6.19)

Στο παράρτημα Ε περιγράφεται μια τεχνική η οποία απλοποιεί τον αριθμητικό υπολογισμό των παραπάνω μεγεθών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  - Χρόνος υπέρβασης δεδομένης στάθμης πιθανότητας λάθους και  χρόνος θέσης του συστήματος εκτός λειτουργίας

Η πιθανότητα Psp επίδοσης χειρότερης της στάθμης BEPsp εκφράζεται μέσω των σχέσεων (4.19), (4.20) , όπου η τιμή BEPsp είναι μικρότερη από την BEPth. Το μέγεθος Psp εκφράζεται και ως ποσοστό χρόνου κατά τη διάρκεια ενός έτους από τη σχέση :

Τsp =Psp 										(7.1)

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα θεωρείται εκτός λειτουργίας, όταν η πιθανότητα λανθασμένων ψηφίων γίνεται μεγαλύτερη της τιμής κατωφλίου BEPth. Ο χρόνος (σε λεπτά) κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά τον οποίο ικανοποιείται η συνθήκη αυτή ονομάζεται χρόνος εκτός λειτουργίας και συμβολίζεται ως Tout.

Τout =Pout 										(7.1)

Η σταθερά 525600 (πλήθος λεπτών στη διάρκεια ενός έτους) χρησιμοποιείται, ώστε οι χρόνοι να δίνονται σε λεπτά ανά έτος.

Όπως θα φανεί και στις γραφικές παραστάσεις, ο χρόνος  Τsp αυξάνεται, όταν μικραίνει η πιθανότητα λανθασμένων ψηφίων. Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού η ισχύς του σταθμού βάσης είναι σταθερή. Η απαίτηση λειτουργίας με μικρότερη BEP , δηλαδή υψηλότερη επίδοση, μεταφράζεται σε απαίτηση για υψηλότερη τιμή του αντίστοιχου σηματοθορυβικού λόγου στο δέκτη και, συνεπώς, μικρότερο περιθώριο διαλείψεων για τη μικρότερη πιθανότητα λάθους. Έτσι, ο χρόνος υπέρβασης της μικρότερης στάθμης BEPsp, αυξάνεται.

Υπενθυμίζεται ότι το μέγεθος , που ορίστηκε στο κεφάλαιο 4, ισούται με το λόγο ενέργειας ψηφίου χρήσιμου σήματος προς την πυκνότητα ισχύος θορύβου στην είσοδο του αποκωδικοποιητή του δέκτη, όταν επικρατούν συνθήκες καθαρού ουρανού.Tο μέγεθος αυτό αποτελεί καθοριστική παράμετρο στον υπολογισμό των μεγεθών διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας του συστήματος LMDS. Από δω και πέρα το μέγεθος αυτό θα συμβολίζεται ως . Επίσης, το μέγεθος ισούται με το λόγο ενέργειας ψηφίου του παρεμβαλλόμενου σήματος προς την πυκνότητα ισχύος θορύβου στην είσοδο του αποκωδικοποιητή του δέκτη, όταν επικρατούν συνθήκες καθαρού ουρανού. Από δω και πέρα το μέγεθος αυτό θα συμβολίζεται ως .

Σε όλες τις γραφικές παραστάσεις του κεφαλαίου χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τιμές παραμέτρων :

G=1.5km, Dr=30km, τ=90ο , ΒΕPth=1E-3

Στις γραφικές παραστάσεις (7.1), (7.2) απεικονίζεται ο χρόνος Τsp (χρόνος υπέρβασης δεδομένης στάθμης BEPsp) ως συνάρτηση της πιθανότητας λανθασμένων ψηφίων BEPsp. H ποσότητα Ebc/no προσδιορίζεται, απαιτώντας ο χρόνος θέσης του συστήματος εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια ενός έτους (Τout) να είναι ίσος με μια δεδομένη τιμή.

Οι καμπύλες της Γραφικής Παράστασης (7.1) αναφέρονται σε διαφορετικές τιμές παρεμβαλλόμενης ισχύος. Διαπιστώνεται ότι οι χρόνοι Τsp μειώνονται, όταν αυξάνεται η παρεμβαλλόμενη ισχύς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυξάνεται η τιμή του λόγου Ebc/no αντίστοιχα με την παράμετρο Ebi/no, έτσι ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για το χρόνο εκτός λειτουργίας.

Οι καμπύλες της Γραφικής Παράστασης (7.2) αναφέρονται σε διαφορετικούς χρόνους εκτός λειτουργίας Tout	. Επιτρέποντας μεγαλύτερο χρόνο εκτός λειτουργίας, μειώνεται η τιμή του μεγέθους  και, συνεπώς, αυξάνονται οι χρόνοι Τsp . Μάλιστα, παρατηρείται ότι η καμπύλη αυξάνεται απότομα για ολοένα μικρότερες τιμές της BEPsp. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του συστήματος για αυτές τις τιμές ονομαστικής πιθανότητας λανθασμένων ψηφίων ενδεχομένως να γίνεται μη αποδεκτή.

Στις γραφικές παραστάσεις (7.3α), (7.3β) παρουσιάζονται δυο διαφορετικά μεγέθη. Στην πρώτη απεικονίζεται η ποσότητα ως συνάρτηση του χρόνου υπέρβασης Τsp για διάφορες τιμές παρεμβαλλόμενης ισχύος και πιθανότητας λάθους BEPsp. Η τιμή του υπολογίζεται επιβάλλοντας ο χρόνος υπέρβασης να παίρνει μια συγκεκριμένη τιμή. Όταν ο χρόνος Τsp αυξάνεται (χαλαρώνουν οι απαιτήσεις επίδοσης), το μέγεθος μικραίνει. Ωστόσο, αυξάνοντας την παράμετρο ή μειώνοντας την παράμετρο BEPsp, το μέγεθος μεγαλώνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση της παρεμβαλλόμενης ισχύος ή να ικανοποιηθεί η απαίτηση για υψηλότερο σηματοθορυβικό λόγο στο δέκτη που επιβάλλει η λειτουργία με μικρότερη πιθανότητα λάθους.

Στη γραφική παράσταση (7.3β) απεικονίζεται ο χρόνος Τout μη διαθεσιμότητας του συστήματος ως συνάρτηση του χρόνου υπέρβασης Τsp. Η απαίτηση ο χρόνος επίδοσης χειρότερης από BEPsp να παίρνει μια συγκεκριμένη τιμή καθορίζει το μέγεθος Ebc/no και μέσω αυτού υπολογίζεται ο χρόνος εκτός λειτουργίας. Όταν ο χρόνος Τsp αυξάνεται, τότε και ο χρόνος Τout αυξάνεται, όπως είναι αναμενόμενο. Επιπλέον, ο χρόνος Τout μεταβάλλεται σημαντικά αλλάζοντας την παράμετρο ΒΕPsp , ενώ δε μεταβάλλεται έντονα αλλάζοντας την παράμετρο Ebi/no.

Γραφική Παράσταση (7.1)

Τsp ως συνάρτηση της BEPsp για διάφορες τιμές του Ebi/no

#### Παράμετροι

Tout = 90 min , Ebi/no = 0 , 3, 6 dB

f=26GHz, F κλιματική ζώνη

Lc=5Km, Li = 2Km , Δψ = 3ο

Γραφική Παράσταση (7.2)

Τsp ως συνάρτηση της BEPsp για διάφορες τιμές του Τout

#### Παράμετροι

Τout = 90, 120, 150, 180 min, Ebi/no =  6dB

f=26GHz, F κλιματική ζώνη

Lc=5Km, Li = 2Km , Δψ = 3ο

Γραφική Παράσταση (7.3α)

Ebc/no ως συνάρτηση του Τsp για διάφορες τιμές των παραμέτρων BEPsp και Ebi/no

Γραφική Παράσταση (7.3β)

Τout ως συνάρτηση του Τsp για διάφορες τιμές των παραμέτρων BEPsp και Ebi/no

#### Παράμετροι

BEPsp = 1E-6, 1E-8, Ebi/no = 0, 3 dB, F κλιματική ζώνη

f=26GHz, Lc=5Km, Li = 2Km , Δψ = 3ο

  - Μάσκες επίδοσης σε συστήματα LMDS

Η επίδοση ενός συστήματος LMDS με κριτήριο το ρυθμό λαθών που επιτυγχάνει πρέπει να συμμορφώνεται με τους στόχους που θέτει η ITU-R. Όπως φαίνεται και στον πίνακα (4.1), για κάθε ρυθμό μετάδοσης, η ITU συστήνει συγκεκριμένη μάσκα επίδοσης. Βασική απαίτηση κατά τη σχεδίαση και την αξιολόγηση μιας ζεύξης συστήματος LMDS είναι η ικανοποίηση από την καμπύλη επίδοσης του συστήματος της μάσκας επίδοσης που συστήνει η ITU για το συγκεκριμένο ρυθμό μετάδοσης και κωδικοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι η καμπύλη επίδοσης του συστήματος πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή κάτω από τη μάσκα.

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη σχεδίαση ή την αξιολόγηση συστημάτων LMDS σε σχέση με τις προδιαγραφές επίδοσης της ITU είναι η εξής :

Ι) Για τα τρία σημεία καμπής κ= Α, Β, C κάθε μάσκας προσδιορίζεται η τιμή του λόγου Ebc/no σε συνθήκες καθαρού ουρανού που απαιτείται στην είσοδο του αποκωδικοποιητή του δέκτη, ώστε η στάθμη επίδοσης BEPκ να χαρακτηρίζεται από πιθανότητα υπέρβασης pκ, όπως καθορίζουν οι προδιαγραφές. Ο προσδιορισμός της τιμής επιτυγχάνεται θέτοντας BEPsp=BEPκ στις αντίστοιχες εξισώσεις για τον υπολογισμό της πιθανότητας υπέρβασης. Επομένως, με την απαίτηση

Pr(BEP>BEPκ) = pκ

αποκαθίσταται μια μονοσήμαντη σχέση μεταξύ του λόγου Ebc/no σε συνθήκες καθαρού ουρανού και της προδιαγραφής επίδοσης που περιγράφεται από το ζεύγος (BEPκ, pκ).

II) Έχοντας προσδιορίσει την κατάλληλη τιμή του λόγου Ebc/no σε συνθήκες καθαρού ουρανού για την ικανοποίηση της μάσκας επίδοσης σε κάθε σημείο καμπής κ=Α, Β, C, οι αντίστοιχες καμπύλες επίδοσης που διέρχονται από τα τρία αυτά σημεία προσδιορίζονται κατά μονοσήμαντο τρόπο. Η αποδεκτή τιμή του λόγου Ebc/no είναι αυτή που αντιστοιχεί στην καμπύλη επίδοσης που ικανοποιεί τη μάσκα.

Η ανωτέρω διαδικασία χρησιμοποιείται στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ενός συνδρομητικού σταθμού παρουσία παρεμβολής από άλλο σταθμό βάσης.

Πριν την παράθεση των γραφικών παραστάσεων, πρέπει να επισημανθεί ότι η μεταβολή της γωνιακής απόστασης μεταξύ του κύριου και του παρεμβαλλόμενου σταθμού βάσης επιδρά με δύο τρόπους στη συμπεριφορά του συστήματος :

Ι) Όταν η γωνία μειώνεται, οι διαδρομές του χρήσιμου και του παρεμβαλλόμενου σήματος συγκλίνουν μεταξύ τους και επομένως οι αποσβέσεις λόγω βροχής που υφίστανται τα αντίστοιχα σήματα συσχετίζονται εντονότερα.

ΙΙ) Το διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας λήψης του συνδρομητικού σταθμού έχει τέτοια μορφή, ώστε να λαμβάνει με το βέλτιστο τρόπο το χρήσιμο σήμα, . Όταν η γωνία διαχωρισμού των δύο σταθμών βάσης μειώνεται, η παρεμβαλλόμενη ισχύς που φθάνει στο δέκτη αυξάνεται. Για την εξάρτηση της παρεμβαλλόμενης ισχύος από τη γωνία διαχωρισμού υιοθετείται η ημιεμπειρική σχέση

=- 25log (Δψ)  , 							(7.5)

όπου Δψ (σε μοίρες) η γωνία διαχωρισμού των σταθμών βάσης και η παρεμβαλλόμενη ισχύς όταν Δψ=1ο . Ο δείκτης a δηλώνει ότι το μέγεθος αυτό αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη γωνία.

Οι γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν περιλαμβάνουν καμπύλες που αναφέρονται στις κλιματικές ζώνες F και Κ. Η ζώνη F καλύπτει περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, ενώ η ζώνη Κ εφαρμόζεται σε περιοχές της Μεσογείου. Ως προς τα χαρακτηριστικά της βροχής, η ζώνη Κ θεωρείται περισσότερο δυσμενής από τη ζώνη F για επικοινωνίες που πραγματοποιούνται σε συχνότητες μεγαλύτερες από 10GHz. Αυτό δικαιολογείται, λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μεσογειακά κλίματα οι βροχές, αν και είναι πιο περιορισμένες,ωστόσο, έχουν καταιγιστική μορφή και συνεπώς προκαλούν μεγαλύτερες αποσβέσεις.

H γραφική παράσταση (7.4) απεικονίζει τα ποσοστά χρόνου Psp ως συνάρτηση της πιθανότητας λανθασμένων ψηφίων BEPsp για γωνία διαχωρισμού των σταθμών βάσης 6ο, στην F κλιματική ζώνη και με συχνότητα λειτουργίας 26GHz. Οι αποστάσεις του κύριου και παρεμβαλλόμενου σταθμού βάσης από τον τερματικό σταθμό είναι 5 και 2Km αντίστοιχα. Κάθε καμπύλη αντιστοιχεί σε μια ορισμένη τιμή του μεγέθους  , η οποία προσδιορίζεται από την απαίτηση η καμπύλη να διέρχεται από ένα σημείο καμπής της μάσκας για ρυθμό ματάδοσης 6Mbps. Διαπιστώνουμε ότι μόνο η καμπύλη που διέρχεται από το σημείο της μάσκας με Psp= 0.04% ικανοποιεί τις προδιαγραφές. Η καμπύλη που εφάπτεται του σημείου με Psp= 0.6% βρίσκεται εξολοκλήρου πάνω από τη μάσκα, ενώ η καμπύλη που διέρχεται από το σημείο με Psp= 4.0% ικανοποιεί τη μάσκα μόνο για τιμές του BEP μικρότερες από 10-7 .

Στη γραφική παράσταση (7.5) απεικονίζονται τα ποσοστά χρόνου Psp ως συνάρτηση της BEPsp για τις κλιματικές ζώνες Κ και F. Η συχνότητα λειτουργίας είναι 26GHz, ενώ για την ικανοποίηση της μάσκας επιβάλλεται οι καμπύλες να διέρχονται από το σημείο με Psp = 0.04%. Οι αποστάσεις των δύο σταθμών βάσης από τον τερματικό σταθμό παραμένουν 5 και 2Km.  Παρατηρώντας τη γραφική παράσταση, βγαίνουν δύο ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Πρώτο, για την ικανοποίηση της μάσκας όταν οι συνθήκες λειτουργίας είναι περισσότερο επιβαρημένες (ζώνη Κ), απαιτείται μεγαλύτερη τιμή για το λόγο ενέργειας ψηφίου χρήσιμου σήματος προς πυκνότητα ισχύος θορύβου και, κατά συνέπεια, αυξάνεται το κόστος λειτουργίας του συστήματος. Δεύτερο, όσο πιο δυσμενείς είναι οι συνθήκες βροχόπτωσης, τόσο πιο απότομη γίνεται η καμπύλη επίδοσης. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνει ο χρόνος εκτός λειτουργίας, αλλά και ο χρόνος που το σύστημα βρίσκεται σε υψηλή επίδοση.

Στη γραφική παράσταση (7.6) απεικονίζεται το ποσοστό του χρόνου Psp ως συνάρτηση της BEPsp για μάσκες διαφόρων ρυθμών. Είναι φανερό ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός μετάδοσης, τόσο αυστηρότερες γίνονται οι προδιαγραφές και τόσο μεγαλώνει η τιμή του  που απαιτείται για την ικανοποίηση της αντίστοιχης μάσκας. Για τη χάραξη της γραφικής παράστασης γίνεται η υπόθεση ότι η συχνότητα λειτουργίας είναι 26GHz,οι αποστάσεις Lc και Li είναι 5 και 2Km αντίστοιχα, η κλιματική ζώνη είναι η F και το ταίριασμα των καμπυλών με τις μάσκες γίνεται στο σημείο με Psp= 0.04%.

Γραφική Παράσταση (7.4)

Σχεδίαση ζεύξης LMDS παρουσία παρεμβολής

#### Παράμετροι

Δψ = 6ο, ταίριασμα στο σημείο με Psp= 0.04%

(Ebi/no)a = 15 dB, Μάσκα ρυθμού 6.0Mbit/s

f=26GHz, F κλιματική ζώνη

Lc=5Km, Li = 2Km

Γραφική Παράσταση (7.5)

Σχεδίαση ζεύξης LMDS παρουσία παρεμβολής για τις κλιματικές ζώνες Κ, F

#### Παράμετροι

Δψ = 6ο, ταίριασμα στο σημείο με Psp= 0.04%

(Ebi/no)a = 15 dB, Μάσκα ρυθμού 6.0Mbit/s

f=26GHz, κλιματικές ζώνες Κ, F

Lc=5Km, Li = 2Km

Γραφική Παράσταση (7.6)

Σχεδίαση ζεύξης LMDS παρουσία παρεμβολής για μάσκες διαφόρων ρυθμών

#### Παράμετροι

Δψ = 6ο, ταίριασμα στο σημείο με Psp= 0.04%

(Ebi/no)a = 15 dB, Μάσκες ρυθμών 6.0Mbit/s, 51.0Mbit/s, 155Mbit/s

f=26GHz, F κλιματική ζώνη

Lc=5Km, Li = 2Km

Στη γραφική παράσταση (7.7), δίνονται οι καμπύλες επίδοσης μιας ζεύξης συστήματος LMDS που λειτουργεί στην F κλιματική ζώνη για διάφορες τιμές παρεμβολής. Η τιμή του λόγου  Εbc/no λαμβάνεται ίση με 17.5dB. Καταρχήν, φαίνεται η καμπύλη για την περίπτωση που δεν υπάρχει ο παρεμβαλλόμενος σταθμός. Μια τέτοια σχεδίαση για τη ζεύξη, παρά το γεγονός ότι ικανοποιεί τις προδιαγραφές και για τις δύο μάσκες των ρυθμών 6 και 51Mbps, δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα, καθώς η καμπύλη βρίσκεται αρκετά μακρυά από τις μάσκες. Όσο πιο αριστερά από μια μάσκα βρίσκεται η καμπύλη επίδοσης, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η τιμή του αντίστοιχου λόγου Εbc/no. Επίσης, στη γραφική παράσταση απεικονίζονται οι καμπύλες επίδοσης για διάφορες τιμές της παραμέτρου (Εbi/no)a. Είναι φανερό ότι η αύξηση της παρεμβολής από  το γειτονικό σταθμό βάσης προκαλεί χειροτέρευση στην επίδοση του συστήματος. Το σύστημα ικανοποιεί τις προδιαγραφές της μάσκας για ρυθμό 51Mbps, όταν υπόκειται σε παρεμβολή που αντιστοιχεί σε (Ebi/no)a =10 dB. Όταν η τιμή αυτή γίνει 15dB, δεν ικανοποιείται η μάσκα των 51Mbps, ωστόσο, ικανοποιείται οριακά η μάσκα των 6Mbps. Τέλος, για (Ebi/no)a =20dB, δεν ικανοποιείται ούτε η μάσκα του ρυθμού 6Mbps.

Στη γραφική παράσταση (7.8) έχουν σχεδιαστεί και πάλι οι καμπύλες επίδοσης μιας ζεύξης συστήματος LMDS για διάφορες τιμές παρεμβολής, αλλά αυτή τη φορά η τιμή του λόγου Εbc/no που επιλέγεται για το σχεδιασμό των καμπυλών έχει προκύψει θεωρώντας ότι δεν υπάρχει παρεμβαλλόμενος σταθμός βάσης και ότι επιθυμείται η ικανοποίηση της μάσκας του ρυθμού 6Mbps. Προφανώς, απουσία παρεμβολής θα προτιμηθεί αυτή η σχεδίαση για λειτουργία του συστήματος σε ρυθμό 6Mbps σε σχέση με εκείνη της γραφικής παράστασης (7.7), αφού απαιτεί μικρότερη ισχύς εκπομπής κατά 0.8dB. Από την άλλη μεριά, διαπιστώνεται ότι επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο σχεδίασης του συστήματος παρουσία παρεμβολής, η μάσκα δεν ικανοποιείται.

Από τις γραφικές παραστάσεις (7.7) και (7.8) συμπεραίνει κανείς ότι για τη σωστή σχεδίαση των ζεύξεων σε συστήματα LMDS θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη η ύπαρξη ή μη παρεμβολών και σε περίπτωση παρεμβολής το συγκεκριμένο μέγεθος αυτής.

Στη γραφική παράσταση (7.9), δίνονται οι καμπύλες επίδοσης μιας ζεύξης συστήματος LMDS που λειτουργεί στην F κλιματική ζώνη για διάφορες τιμές της γωνιακής απόστασης των δύο σταθμών βάσης. Η επίδοση του συστήματος είναι περίπου ίδια και για τις τρεις γωνίες Δψ, με τη διαφορά όμως ότι ο λόγος Ebc/no απαιτείται να αυξηθεί κατά 1.9dB για να μειωθεί η Δψ από 4.5ο σε 2.5ο.

Γραφική Παράσταση (7.7)

Psp ως συνάρτηση της BEPsp για διάφορες τιμές παρεμβολής

#### Παράμετροι

Ebc/no = 17.5 dB, Μάσκες ρυθμών 6.0Mbit/s, 51.0Mbit/s

f=26GHz, F κλιματική ζώνη, Δψ = 6ο

Lc=5Km, Li = 2Km

Γραφική Παράσταση (7.8)

Psp ως συνάρτηση της BEPsp για διάφορες τιμές παρεμβολής

#### Παράμετροι

Ebc/no = 16.7 dB, Μάσκα ρυθμού 6.0Mbit/s

f=26GHz, F κλιματική ζώνη, Δψ = 6ο

Lc=5Km, Li = 2Km

Γραφική Παράσταση (7.9)

Σχεδίαση ζεύξης LMDS παρουσία παρεμβολής για διάφορες γωνίες διαχωρισμού Δψ

#### Παράμετροι

(Ebi/no)a = 15 dB, Μάσκα ρυθμού 6.0Mbit/s

f=26GHz, F κλιματική ζώνη, Δψ = 2.5ο, 3.5ο, 4.5ο

Lc=5Km, Li = 2Km

  - Επίδραση παραμέτρων στην τιμή του λόγου Ebc/no για την επίτευξη ορισμένης επίδοσης

Στη γραφική παράσταση (7.10) απεικονίζεται το μέγεθος  ως συνάρτηση της γωνίας διαχωρισμού Δψ των σταθμών βάσης. Η τιμή του υπολογίζεται απαιτώντας το σύστημα να ικανοποιεί τη συνθήκη που ορίζει το σημείο της μάσκας με Psp = 0.04%. Οι δύο καμπύλες αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές τιμές της παρεμβαλλόμενης ισχύος στη 1ο. Η καμπύλη που αντιστοιχεί στην τιμή =15dB βρίσκεται εξολοκλήρου πάνω από την καμπύλη για =10dB, αφού για δεδομένη γωνία διαχωρισμού των σταθμών βάσης η απαιτούμενη τιμή τουμεγαλώνει, καθώς αυξάνεται η παρεμβαλλόμενη ισχύς. Επιπλέον, όπως είναι αναμενόμενο, όταν αυξάνεται η γωνία διαχωρισμού των σταθμών βάσης, η τιμή του λόγου για την ικανοποίηση των προδιαγραφών του ρυθμού 6Mbps μειώνεται και αυτό γιατί μειώνεται η επίδραση του παρεμβάλλοντος σταθμού βάσης.

Γραφική Παράσταση (7.10)

ως συνάρτηση της γωνίας διαχωρισμού των σταθμών βάσης για διάφορες τιμές του (Ebi/no)a

#### Παράμετροι

Μάσκα ρυθμού 6.0Mbit/s, ταίριασμα στο σημείο με Psp= 0.04%

(Ebi/no)a = 10, 15 dB, f=26GHz, F κλιματική ζώνη

Lc=5Km, Li = 2Km

Οι γραφικές παραστάσεις (7.11), (7.12), (7.13), (7.14) που ακολουθούν, δείχνουν την επίδραση ορισμένων παραμέτρων στην ικανοποίηση των προδιαγραφών μιας δεδομένης αξιοπιστίας του συστήματος. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η καμπύλη  της ποσότητας σε συνάρτηση με τη γωνία διαχωριμού Δψ για διαφορετικές αποστάσεις του παρεμβαλλόμενου σταθμού βάσης, για διαφορετικές συχνότητες , για διαφορετικές κλιματικές ζώνες και για οριζόντια πόλωση, ενώ επιβάλλεται η ικανοποίηση της μάσκας του ρυθμού 6Mbps στο σημείο με Psp= 0.04%. Για αυτές τις γραφικές παραστάσεις λαμβάνονται οι ακόλουθες τιμές παραμέτρων, εκτός και αν δηλώνονται ρητά :

Κλιματική ζώνη  Κ,  = 10dB, f = 26GHz, Lc  = 3Km , Li  = 2Km

Στη γραφική παράσταση (7.11) η απόσταση του κύριου σταθμού βάσης είναι σταθερή και ίση με 3Km, ενώ μεταβάλλεται η απόσταση του παρεμβαλλόμενου σταθμού. Διαπιστώνεται ότι για γωνία διαχωρισμού των σταθμών βάσης ίση με 3ο οι απαιτούμενες τιμές του λόγου για την ικανοποίηση της μάσκας είναι 16.8dB, 16.4dB, 16.1dB για αποστάσεις συνδρομητή-παρεμβαλλόμενου σταθμού βάσης 1Km, 2Km, 3Km αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα, αφού όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος υπό συνθήκες βροχής, τόσο μεγαλύτερες είναι οι αποσβέσεις λόγω βροχής που υφίσταται. Συνεπώς, για μεγαλύτερες τιμές του Li, το σήμα παρεμβολής θα είναι περισσότερο εξασθενημένο και για την ικανοποίηση των προδιαγραφών λειτουργίας θα απαιτείται μικρότερη τιμή του . Παρατηρείται, επίσης, ότι οι καμπύλες για διαφορετικά μήκη Li συγκλίνουν προς την ίδια τιμή για γωνίες μεγαλύτερες από 9ο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επίδραση του παρεμβάλλοντος σταθμού για αυτές τις γωνίες είναι αμελητέα με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται σημαντική διαφοροποίηση στις καμπύλες για διαφορετικά μήκη Li.

Η γραφική παράσταση (7.12) δείχνει την επίδραση της συχνότητας λειτουργίας στην επίδοση του συστήματος. Τα συστήματα LMDS λειτουργούν σε διάφορες συχνότητες και αυτό έχει σχέση με το πως γίνεται η ανάθεση του φάσματος σε κάθε χώρα. Οι συχνότητες που επιλέχτηκαν για τη γραφική παράσταση είναι 26GHz, 28GHz και 31GHz. Εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η αρνητική επίδραση της βροχής αυξάνεται με τη συχνότητα. Πιο συγκεκριμένα, για την ικανοποίηση της μάσκας, όταν η γωνία διαχωρισμού είναι 5ο, οι απαιτούμενες τιμές του λόγου (Ebc/no) για τις συχνότητες 26GHz, 28GHz και 31GHz είναι, 15.8dB, 16.7dB, 18.2dB αντίστοιχα.

Η γραφική παράσταση (7.13) δείχνει τη διαφοροποίηση της καμπύλης (Ebc/no) ως προς τη γωνία διαχωρισμού ανάλογα με την κλιματική ζώνη του συστήματος. Η αλλαγή των παραμέτρων Rm, Sr (και κατά συνέπεια των Αm, Sα)  της βροχής, που καθορίζεται από την κλιματική ζώνη, έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της απαιτούμενης τιμής του λόγου για δεδομένη γωνία διαχωρισμού. Οι κλιματικές ζώνες που επιλέχτηκαν είναι η F, η K, η L και η M, με την F την πιο ήπια από πλευράς έντασης  βροχόπτωσης και την Μ την πιο επιβαρημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι για γωνία διαχωρισμού 5ο οι τιμές του λόγου για τις ζώνες F, Κ, L, M είναι κατά σειρά 14.6dB, 15.8dB, 18.3dB, 20.0dB. Είναι λοιπόν φανερό ότι όσο πιο έντονες είναι οι βροχοπτώσεις σε μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η απαιτούμενη τιμή για την ικανοποίηση των προδιαγραφών.

Στη γραφική παράσταση (7.14) εξετάζεται η επίδραση της πόλωσης του ηλεκτρικού πεδίου του σήματος στην επίδοση του συστήματος. Διαπιστώνει κανείς ότι η καμπύλη που αντιστοιχεί στην οριζόντια πόλωση βρίσκεται πάνω από την καμπύλη της κατακόρυφης πόλωσης. Συγκεκριμένα, για γωνία διαχωρισμού 5ο, οι απαιτούμενες τιμές του λόγου  για την οριζόντια και την κατακόρυφη πόλωση είναι 17.9dB, 15.8dB αντίστοιχα. Πράγματι, εξαιτίας του πεπλατυσμένου σφαιροειδούς σχήματος των σταγόνων βροχής, τα κύματα με οριζόντια πόλωση υφίστανται μεγαλύτερη απόσβεση από εκείνα με κατακόρυφη. Έτσι, η χρήση κατακόρυφης πόλωσης επιτρέπει την ικανοποίηση των προδιαγραφών με μικρότερη τιμή .

Γραφική παράσταση (7.11)

Ebc/no ως συνάρτηση της γωνίας διαχωρισμού των σταθμών βάσης για διάφορες αποστάσεις Li του παρεμβαλλόμενου σταθμού βάσης, f=26GHz, Lc=3Km, κλιματική ζώνη Κ

Γραφική παράσταση (7.12)

Ebc/no ως συνάρτηση της γωνίας διαχωρισμού των σταθμών βάσης για διάφορες συχνότητες λειτουργίας,Lc=3Km, Li=2Km, κλιματική ζώνη Κ

Γραφική παράσταση (7.13)

Ebc/no ως συνάρτηση της γωνίας διαχωρισμού των σταθμών βάσης για διάφορες κλιματικές ζώνες, f=26GHz, Lc=3Km, Li=2Km

Γραφική παράσταση (7.14)

Ebc/no ως συνάρτηση της γωνίας διαχωρισμού των σταθμών βάσης για διάφορετικές πολώσεις, f=26GHz, Lc=3Km, Li=2Km, κλιματική ζώνη Κ

7.4  Εφαρμογή του μοντέλου σε ευρωπαικές και ελληνικές πόλεις

Οι γραφικές παραστάσεις (7.15), (7.16) απεικονίζουν τις καμπύλες επίδοσης υποθετικών ζεύξεων LMDS σε διάφορες ευρωπαϊκές και ελληνικές πόλεις. Η γωνία διαχωρισμού των δύο σταθμών βάσης λαμβάνεται ίση με 3ο, οι αποστάσεις από την κεραία του συνδρομητή 5 και 2 Km για τον κύριο και τον παρεμβάλλοντα σταθμό βάσης αντίστοιχα, ενώ η παράμετρος (Εbi/no)a ίση με 15dB. Οι καμπύλες επίδοσης προκύπτουν από την απαίτηση ικανοποίησης της μάσκας του ρυθμού 6Mbps, το οποίο επιτυγχάνεται με ταίριασμα στο σημείο καμπής της μάσκας με Psp=0.04%. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται η απαιτούμενη τιμή του λόγου Ebc/no για την ικανοποίηση των προδιαγραφών σε κάθε πόλη. Είναι φανερό, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή τόσο περισσότερο επιβαρημένη κλιματολογικά είναι η πόλη.

Στις γραφικές παραστάσεις (7.17), (7.18) απεικονίζονται τα ποσοστά χρόνου Psp ως συνάρτηση της πιθανότητας λάθους BEPsp για διάφορες ελληνικές πόλεις. Οι καμπύλες αντιστοιχούν στην ίδια τιμή του λόγου Ebc/no. Η τιμή αυτή προκύπτει επιβάλλοντας το ταίριασμα της καμπύλης επίδοσης για μια συγκεκριμένη πόλη με τη μάσκα. Στη γραφική παράσταση (7.17) η πόλη αυτή είναι η Πάτρα, ενώ στην (7.18) η πόλη είναι η Θεσσαλονίκη. Παρατηρούμε ότι στη γραφική παράσταση (7.17) η μάσκα δεν ικανοποιείται για τις πόλεις Αθήνα και Ιωάννινα, ενώ στη γραφική παράσταση (7.18) η μάσκα δεν ικανοποιείται  για τις πόλεις Πάτρα, Αθήνα, Ιωάννινα . Και από τις δύο γραφικές παραστάσεις διαπιστώνεται ότι η Ρόδος και η Θεσσαλονίκη είναι λιγότερο επιβαρημένες από άποψη βροχοπτώσεων, καθώς τα ποσοστά χρόνου υπέρβασης δεδομένης στάθμης είναι μικρότερα συγκριτικά με εκείνα της Πάτρας, της Αθήνας και των Ιωαννίνων. Είναι λοιπόν φανερό ότι κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος LMDS σε μια πόλη θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες προκειμένου η επίδοση λειτουργίας του να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές.

Τέλος, στη γραφική παράσταση (7.19) δίνονται οι τιμές του λόγου Εbc/no συναρτήσει της γωνίας διαχωρισμού για διάφορες ελληνικές πόλεις. Οι τιμές αυτές προσδιορίζονται επιβάλλοντας την ικανοποίηση της συνθήκης που ορίζει το σημείο της μάσκας με Psp=0.04%. Η τιμή της παραμέτρου (Ebi/no)a λαμβάνεται ίση με 10dB. Από τη γραφική παράσταση διαπιστώνει κανείς ότι όσο πιο επιβαρημένη κλιματολογικά είναι μια περιοχή τόσο μεγαλύτερη είναι και η τιμή του λόγου Ebc/no για την ικανοποίηση της συνθήκης στο σημείο καμπής Psp=0.04% της μάσκας.

Γραφική παράσταση (7.15)

Σχεδίαση ζεύξης LMDS παρουσία παρεμβολής για ευρωπαικές πόλεις

#### Παράμετροι

Δψ = 3ο, ταίριασμα στο σημείο με Psp= 0.04%

(Ebi/no)a = 15 dB, Μάσκα ρυθμού 6.0Mbit/s

f=26GHz, Lc=5Km, Li = 2Km

Γραφική παράσταση (7.16)

Σχεδίαση ζεύξης LMDS παρουσία παρεμβολής για ελληνικές πόλεις

#### Παράμετροι

Δψ = 3ο, ταίριασμα στο σημείο με Psp= 0.04%

(Ebi/no)a = 15 dB, Μάσκα ρυθμού 6.0Mbit/s

f=26GHz, Lc=5Km, Li = 2Km

Γραφική παράσταση (7.17)

Psp ως συνάρτηση της BEPsp για ελληνικές πόλεις με σταθερό Εbc/No

#### Παράμετροι

Δψ = 3ο, Ebc/No =18.9dB από ταίριασμα στο σημείο με Psp= 0.04% για την πόλη της Πάτρας

(Ebi/no)a = 15 dB, Μάσκα ρυθμού 6.0Mbit/s

f=26GHz,Lc=5Km, Li = 2Km

Γραφική παράσταση (7.18)

Psp ως συνάρτηση της BEPsp για ελληνικές πόλεις με σταθερό Εbc/No

#### Παράμετροι

Δψ = 3ο, Ebc/No =18.1dB από ταίριασμα στο σημείο με Psp= 0.04% για την πόλη της Θεσ/κης

(Ebi/no)a = 15 dB, Μάσκα ρυθμού 6.0Mbit/s

f=26GHz,Lc=5Km, Li = 2Km

Γραφική παράσταση (7.19)

ως συνάρτηση της γωνίας διαχωρισμού των σταθμών βάσης για ελληνικές πόλεις

#### Παράμετροι

Μάσκα ρυθμού 6.0Mbit/s, ταίριασμα στο σημείο με Psp= 0.04%

(Ebi/no)a = 10 dB, f=26GHz

Lc=5Km, Li = 2Km

Παράρτημα  Α

Υπολογισμός παραμέτρων που αφορούν τη χωρική δομή του μέσου βροχόπτωσης

Α.1 Υπολογισμός του Η1

Η παράμετρος Η1 προσδιορίζεται με διπλή ολοκλήρωση του σημειακού συντελεστή αυτοσυσχέτισης ρ κατά μήκος της διαδρομής μήκους L, δηλαδή :

Η1 =  								(Α.1)

Εξάλλου ο συντελεστής ρ εξαρτάται μόνο από την απόσταση :

d = | l1- | 										(Α.2)

και επομένως :

ρ(l1, )= ρ(,l1) 									(Α.3)

Από τις (Α.1) και (Α.2) προκύπτει :

Η1= 2									(Α.4)

Αν τεθεί :

x = l1-										(Α.5)

y=												(Α.6)

με αλλαγή μεταβλητών η (Α.4) γράφεται :

Η1= 2								(Α.7)

που δίνει :

Η1 = 2 								(Α.8)

Σύμφωνα με το μοντέλο Lin, ο συντελεστής ρ εκφράζεται από τη μεταβλητή x με βάση τη σχέση:

(Α.9)

όπου Dr είναι μια σταθερά που αντιστοιχεί στη μέγιστη διάσταση του βροχοπυρήνα.

Συνεπώς, η (Α.8) για χ Dr   γράφεται :

Η1= 2								(Α.10)

ή

Η1= 2					(Α.11)

Όπως εύκολα αποδεικνύεται :

(Α.12)

(Α.13)

Άρα, η (Α.11) γράφεται :
Η1= 					(Α.14)

Επίσης, εύκολα αποδεικνύεται :
Η1= 	για x < Dr	(Α.15)

Α.2 Υπολογισμός του Η2 τεμνόμενων ραδιοβημάτων

Η γενική σχέση υπολογισμού του Η2  εκφράζει διπλή ολοκλήρωση του σημειακού συντελεστή συσχέτισης, σύμφωνα με τη σχέση :

Η2  = 								(A.16)

Το ρ2 εξαρτάται από την απόσταση των δύο σημείων στις δύο διαδρομές. Αν υποθέσουμε ότι σχηματίζουν γωνία Δψ και ότι τα δύο σημεία απέχουν αποστάσεις l1 και l2  από την αρχή, η απόσταση μεταξύ τους είναι :

d(l1,l2)= 							(A.17)

L1

l1

d(l1,l2)	          L2

Δψ

l2

Σχήμα Α.1

Γεωμετρία υπολογισμού της παραμέτρου Η2 τεμνόμενων ραδιοβημάτων

Σύμφωνα πάλι με το μοντέλο του Lin ο συντελεστής συσχέτισης σε αυτή την περίπτωση είναι :

(Α.18)

οπότε η έκφραση (Α.16) γίνεται :

Η2 =  								(A.19)

### Παράρτημα Β

## Λογαριθμοκανονική Κατανομή

# Β.1  Ορισμός λογαριθμοκανονικής κατανομής

Έστω ότι η τ.μ. Χ ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ. Η σ.π.π. της τ.μ. Χ είναι :

fX(x)= 	(Β.1)

Η τ.μ.  Υ = g(X) = eΧ  	(Β.2)

Ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή, της οποίας η σ.π.π υπολογίζεται παρακάτω.

Η εξίσωση y=g(x)=ex για y>0 έχει αντίστροφη συνάρτηση x=g*(y)=lny συνεπώς :
fY(y)=

Άρα, fY(y)=  ,  y>0						(Β.3)

Ορίζοντας :

μ=lnYm 											(Β.4α)

σ=SY			(Β.4β)

η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής Υ γράφεται :

fY(y)= 							(Β.5)

όπου Υm , SY  οι παράμετροι της κατανομής.

B.2  Μετασχηματισμός λογαριθμοκανονικής κατανομής

Έστω ότι η τ.μ. Υ ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή με παραμέτρους Υm, SY. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι φανερό ότι η τ.μ. :

Χ=										(Β.6)

ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή, οπότε ισχύει :

fX(x) = 									(Β.7)

B.3  Ροπές λογαριθμοκανονικής κατανομής

Οι κεντρικές ροπές της τ.μ. Υ ορίζονται ως εξής :

mk  = E[Yk]=E[ekx]		(Β.8)

Από τον ορισμό της λογαριθμοκανονικής κατανομής προκύπτει ότι η τ.μ. Χ=lnΥ ακολουθεί την κανονική κατανομή. Η ροπογεννήτριας συνάρτηση της κανονικής μεταβλητής είναι ίση με :

Φ(s)=E(esX) = exp( μ+)								(Β.9)

Επομένως :

mk  = E[ekX] = exp( μ+)								(Β.10)

όπου μ, σ η μέση τιμή και τυπική απόκλιση της τ.μ. Χ. Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (Β.4) η σχέση (Β.10) γίνεται :

mk  = Υm exp										(Β.11)

Θέτοντας Υ=R και k=b ή k=2b προκύπτουν οι σχέσεις (5.18), (5.19). Η μέση τιμή και τυπική απόκλιση της λογαριθμοκανονικής κατανομής βρίσκονται ως εξής :

μΥ = Ε[Υ]=m1

μΥ = Υm exp										(Β.12)

(Β.13)

Θέτοντας μΥ=μα , σΥ=σα , Υm = Am και SY=Sα στις σχέσεις (Β.12) και (Β.13) προκύπτουν οι σχέσεις (5.20) , (5.21).

Παράρτημα Γ

## Διδιάστατη Λογαριθμοκανονική Κατανομή

# Γ.1  Ορισμός διδιάστατης λογαριθμοκανονικής κατανομής

Η διδιάστατη λογαριθμοκανονική κατανομή ορίζεται μέσω της διδιάστατης κανονικής κατανομής. Αν οι τυχαίες μεταβλητές Χ1, Χ2 ακολουθούν πό κοινού κανονική κατανομή, η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας θα είναι :

(Γ.1)

όπου έχει οριστεί :

Q(x1,x2) = 			(Γ.2)

Ο συντελεστής συσχέτισης ρn  των τ.μ. Χ1, Χ2 ορίζεται ως εξής :

(Γ.3)

Έστω οι τυχαίες μεταβλητές :
Υ1=										(Γ.4α)

Y2=										(Γ.4β)

Από αυτές προκύπτει το σύστημα :

y1=

y2=

Λύνοντας αυτό για y1, y2 >0 παίρνουμε τη μοναδική λύση :

x1 =ln y1

x2 =ln y2

Η Ιακωβιανή του μετασχηματιμού είναι ίση με :

J(x1,x2) = =  J(x1,x2) = 				(Γ.5)

Συνεπώς η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των Υ1,Υ2 προσδιορίζεται ως εξής :

(Γ.6)

όπου ισχύει :

Q(y1,y2) = 		(Γ.7)

Αν οριστούν οι εξής παράμετροι :

μ1 =lnYm1 										(Γ.8α)

μ2 =lnYm2 										(Γ.8β)

σ1 =SY1	(Γ.8γ)

σ2 =SY2	(Γ.8δ)

τότε η από κοινού σ.π.π. των τ.μ. Υ1, Υ2 εκφράζεται ως εξής :

(Γ.9)

όπου ισχύει :

(Γ.10)

και Ym1 , Ym2 , SY1 , SY2 , ρn οι παράμετροι της κατανομής.

# Γ.2  Μετασχηματισμός διδιάστατης λογαριθμοκανονικής κατανομής

Έστω ότι οι τυχαίες μεταβλητές Υ1, Υ2 ακολουθούν από κοινού λογαριθμοκανονική κατανομή με παραμέτρους Ym1 , Ym2 , SY1 , SY2 , ρn. Από τον ορισμό της λογαριθμοκανονικής κατανομής προκύπτει ότι οι τυχαίες μεταβλητές :

Χ1= 	(Γ.11α)

Χ2= 	(Γ.11β)

έχουν την εξής από κοινού σ.π.π. :

(Γ.12)

Η παραπάνω σ.π.π. μπορεί να εκφραστεί με τη βοήθεια της περιθώριας σ.π.π. και της υπο συμθήκη σ.π.π. .Από τη (Γ.12) προκύπτει :

(Γ.13)

Ωστόσο, ισχύουν οι σχέσεις :

(Γ.14α)

(Γ.14β)

Άρα,  	(Γ.15)

Με απλή αντικατάσταση Χ1=uc , X2=ui προκύπτουν οι σχέσεις (5.45), (5.46), (5.47) από τις (Γ.14α), (Γ.14β), (Γ.15).

# Γ.3  Δευτεροβάθμια ροπή διδιάστατης λογαριθμοκανονικής κατανομής

Έστω ότι οι τυχαίες μεταβλητές Υ1, Υ2 ακολουθούν από κοινού λογαριθμοκανονική κατανομή. Η δευτεροβάθμια ροπή ορίζεται ως εξής :

μ11=E[Y1Y2]=E[]									(Γ.16)

ενώ οι Χ1=lnY1 , Χ2=lnY2 ακολουθούν από κοινού κανονική κατανομή.

Η ροπογεννήτρια συνάρτηση της διδιάστατης κανονικής κατανομής των τ.μ. Χ1, Χ2 ισούται με :

Φ(s1,s2) =E[exp(s1X1+ s2X2)]

Φ(s1,s2)=exp(μ1s1+ μ2s2) 				(Γ.17)

Θέτοντας s1=s2=1 παίρνουμε :

m11= E[exp(X1+ X2)] = exp(μ1+ μ2) 				(Γ.18)

Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (Γ.8) :

m11= Υm1Ym2 						(Γ.19)

Τέλος, αν στην τελευταία σχέση αντικαταστήσουμε τις παραμέτρους Ym1,Ym2, SY1, SY2  με Amc, Ami, Sαc, Sαi  αντίστοιχα, τότε προκύπτει η σχέση (5.36).

Παράρτημα Δ

Χαρακτηριστικά Ατμοσφαιρικών Κατακρημνίσεων για τη Μοντελοποίηση Προβλημάτων Διάδοσης

## Δ.1  Χάρτες Βροχής (Rainmaps)

O διεθνής τηλεπικοινωνιακός οργανισμός ITU-R πολύ πρόσφατα πρότεινε ένα μοντέλο για να μπορεί να παράγει κανείς το ρυθμό βροχόπτωσης που υπερβαίνεται για ένα δεδομένο ποσοστό του συνολικού χρόνου για μια δεδομένη τοποθεσία [ITU-R, P.837-3]. Ως εκ τούτου προτάθηκαν οι λεγόμενοι χάρτες βροχής (rainmaps), στους οποίους θεωρείται ότι η Γη έχει χωριστεί σε τετραγωνάκια με εμβαδόν 1.5ο x 1.5o. Το πλέγμα του γεωγραφικού πλάτους  (latitude) είναι από +90ο Νorth εώς –90ο South με βήμα 1.5ο ενώ το πλέγμα του γεωγραφικού μήκους (longitude) είναι 0ο εώς 360ο με το ίδιο βήμα. Για κάθε ένα από αυτά τα σημεία παρουσιάζονται τιμές για ορισμένες παραμέτρους οι οποίες αναφέρονται σε 15 χρόνια δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μέσης Κλίμακας Πρόγνωσης Καιρικών Συνθηκών (European Center of Medium-range Weather Forecast, ECMWF) και παρέχονται με μορφή αρχείων κειμένου. Οι παράμετροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται είναι:

πιθανότητα υπέρβασης εξάωρων βροχερών περιόδων

(mm): ετήσιο ποσό βροχόπτωσης τύπου συνεκτικών βροχοπυρήνων (convective-type rain)

(mm): ετήσιο ποσό βροχόπτωσης  στρωσιγενούς τύπου  (stratiform-type rain)

Τα αρχεία αυτά παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ένωση- ESA (European Space Agency) και έχουν τις παρακάτω ονομασίες ESARAINPR6.TXT, ESARAIN_MC.TXT και ESARAIN_MS.TXT.

Ο υπολογισμός του ρυθμού βροχόπτωσης που υπερβαίνεται για ένα δεδομένο ποσοστό του συνολικού χρόνου για μια δεδομένη τοποθεσία γίνεται με τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1ο: Υπολογισμός των παραμέτρων ,  και  για τέσσερα σημεία των οποίων οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι οι πιο κοντινές στις γεωγραφικές συντεταγμένες  της επιθυμητή τοποθεσίας.

Βήμα 2ο: Από τις παραπάνω τιμές στα τέσσερα σημεία του πλέγματος με δι-γραμμική παρεμβολή (bi-linear interpolation)  υπολογίζονται οι τιμές ,  και .

Βήμα 3ο: Υπολογίζεται η πιθανότητα ύπαρξης βροχής από τον παρακάτω τύπο:

(Δ.1)

Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας δεν προσδιορίζεται, η πιθανότητα ύπαρξης βροχής είναι ισοδύναμη με το μηδέν. Σε αυτή την περίπτωση ολοκληρώνεται η διαδικασία.

Βήμα 4ο: Υπολογίζεται ο ρυθμός βροχόπτωσης  χρησιμοποιώντας την πιθανότητα ύπαρξης βροχής από τον παραπάνω τύπο:

(Δ.2)

όπου

(Δ.3)

(Δ.4)

(Δ.5)

και

(Δ.6)

Σημειώνεται ότι η τιμή αντιπροσωπεύει εκείνο το ρυθμό βροχόπτωσης ο οποίος υπερβαίνεται με πιθανότητα p%  του ολικού χρόνου αναφοράς.

## Δ.2Υπολογισμός Παραμέτρων Κατανομών Λογαριθμοκανονικής από   Πειραματικά Δεδομένα

Τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα για τις κατανομές των στοχαστικών μεγεθών R (ρυθμός βροχόπτωσης) ή Α (απόσβεση λόγω βροχής ενός συστήματος απλής λήψης) βρίσκονται υπό μορφή αντιστοίχων ζευγών , όπου η τιμή του μεγέθους και  η πιθανότητα υπέρβασης της τιμής αυτής. Στην περίπτωση του ρυθμού βροχόπτωσης, με την βοήθεια των χαρτών βροχής έχουμε για κάθε πιθανότητα υπέρβασης μια στάθμη ρυθμού βροχόπτωσης, για κάθε επιθυμητή περιοχή. Αυτό το γεγονός αντικαθιστά την ανάγκη τοπικών πειραματικών δεδομένων, που φυσικά αν είναι διαθέσιμα είναι πιο αξιόπιστα και κατ’ επέκταση τα μοντέλα που προκύπτουν. Στη συνέχεια θα περιγραφτούν διαδικασίες με την οποία υπολογίζονται οι παράμετροι της κατανομής της υπέρβασης της απόσβεσης λόγω βροχής ή του ρυθμού βροχόπτωσης για την περίπτωση της λογαριθμοκανονικής.

Δ.2.1 Λογαριθμοκανονική Κατανομή

Στην περίπτωση αυτή για κάθε τιμή της πιθανότητας  υπολογίζεται η αντίστοιχη τιμή  της ανηγμένης κανονικής μεταβλητής U από την σχέση:

(Δ.7)

Ισχύει όμως :

(Δ.8)

ή

(Δ.9)

όπου

(Δ.10)

(Δ.11)

(Δ.12)

δηλαδή τα  και  συνδέονται με γραμμική σχέση. Επομένως με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προσδιορίζονται εύκολα οι συντελεστές γραμμικής παλινδρόμησης Α και Β και από αυτούς οι παράμετροι  και .

Δ.3 Κλιματικές Ζώνες

Σε προηγούμενο στάδιο, ο ΙΤU-R είχε προτείνει τις Κλιματικές Ζώνες, όπου ανάλογα με τα κλιματικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής η Γη χωρίζεται σε κλιματικές περιοχές, στο εύρος των οποίων η βροχή παρουσιάζει όμοια στατιστική συμπεριφορά. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο κατά ΙΤU-R  διαχωρισμός της γης σε κλιματικές ζώνες, καθώς και οι αντίστοιχοι παράμετροι της λογαριθμοκανονικής κατανομής της έντασης  που τις χαρακτηρίζουν.

| Κλιματική Ζώνη | Rm | Sr |
| --- | --- | --- |
| A | 2.1830E-03 | 2.096000 |
| B | 1.5650E-02 | 1,694000 |
| C | 2.0460E-02 | 1.712000 |
| D | 6.9270E-02 | 1.467000 |
| E | 8.4000E-03 | 2.040000 |
| F | 2.7200E-02 | 1.810000 |
| G | 6.8400E-02 | 1.596000 |
| H | 2,8490E-02 | 1.825000 |
| K | 1.6740E-02 | 2.020000 |
| L | 1.7630E-02 | 2.113500 |
| M | 4.9650E-02 | 1.867755 |
| N | 4.3900E-02 | 2.018000 |
| P | 8.1330E-02 | 2.000500 |
| Q | 1.3415E-01 | 1.856800 |

Παράρτημα E

Αριθμητική μέθοδος για τον υπολογισμό των μεγεθών διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας

Οι αριθμητικοί υπολογισμοί των εκφράσεων του κεφαλαίου 6 είναι αρκετά πολύπλοκοι και χρονοβόροι. Για επιτύχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούμε κάποια προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα δεν εισάγουμε μεγάλα σφάλματα.

Προσέγγιση των καμπυλών Αc,th(Ai), Αc,sp(Ai)

Οι καμπύλες Αc,th(Ai), Αc,sp(Ai) ορίζονται στις σχέσεις (4.14), (4.11) αντίστοιχα και εμφανίζονται στις σχέσεις ολοκλήρωσης (6.11), (6.14), (6.16), (6.19). Ο υπολογισμός κάθε σημείου τους απαιτεί την επίλυση υπερβατικής εξίσωσης, η οποία όμως συνεπάγεται σημαντική χρονική καθυστέρηση. Για να αποφύγουμε λοιπόν την επίλυση της υπερβατικής εξίσωσης για κάθε τιμή Αi, χρησιμοποιούμε την τεχνική γραμμικής παρεμβολής.

Έστω ότι με Αc(Ai) συμβολίζεται οποιαδήποτε από τις 3 καμπύλες. Πρώτα βρίσκονται οι τιμές Αc(Ai) για μια σειρά τιμών του Αi επιλύοντας την αντίστοιχη υπερβατική εξίσωση. Το Αi παίρνει τιμές από 0 μέχρι μια μέγιστη τιμή Αi,max  με βήμα ίσο με s. Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν είναι Αi,max =30 και s=0,5. Επομένως, το πλήθος των γνωστών σημείων είναι:

nt = 											(Ε.1)

Για τον υπολογισμό του Αc(Ai) για κάποιο Αi, χρησιμοποιείται ο εξής αλγόριθμος :

Όταν Αi Αi,max , τότε  Αc(Ai)							(Ε.2)

Όταν Αi <Αi,max , τότε θέτουμε n=  όπου οι αγκύλες [ ] δείχνουν ότι παίρνουμε το ακέραιο μέρος. Η τιμή του Αc(Ai) δίνεται προσεγγιστικά από :

Αc(Ai) 					(Ε.3)

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]  	Local Multipoint Distribution System (LMDS),

International Engineering Consortium , 2001.

[2]  	LMDS cell sizing and availability,

IEEE 802.16 broadband wireless access working group, 1999.

[3]  	Interference Relationships Between Point-to-Multipoint Stations at about 28 GHz ,

IEEE 802.16 Presentation Submission Template (Rev. 8), 2000.

[4]  	Neil P. Reid, “Broadband Fixed Wireless Networks”,

McGraw-Hill, 2001.

[5]  	Digital Video Broadcasting (DVB), LMDS Base Station and User Terminal

Implementation Guidelines for ETSI EN 301 199 , 2001.

[6]  	Vinod Tipparaju, Local Multipoint Distribution Service (LMDS),

Survey Paper , 2000.

[7]  	A Framework for Evaluating Interference to BWA Systems,

IEEE P802.16 Broadband Wireless Access Study Group,1999.

[8] 	Scott Marin and John Hartness, Interference Considerations at LMDS/LMCS License Boundaries, Bosch Telecom,1998.

[9]   	Χ. Καψάλης, Π.Κωττής, Δορυφορικές επικοινωνίες,

Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

[10]  	IEEE Emerging Technologies Symposium on Wireless Communications and Systems,1999.

[11]  	Coexistence Scenarios for FDD-FDD, TDD-TDD and FDD-TDD Systems,

IEEE P802.16 Broadband Wireless Access Working Group,1999.

[12]  	Alcatel7390 Radio Network Engineering Methodology, 2001.

[13]  	Evolium LMDS Alcatel9900 Technical Description, 2000.

[14]  Ι.Δ. Κανελλόπουλος, Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων σε Γήινο Περιβάλλον,

Έκδοση Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 2001.

[15] 	Γεώργιος Γκίνης, Επίδραση της βροχής στη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία δορυφορικού συστήματος    παρουσία παρεμβολής γειτονικού δορυφορικού διαύλου,

Διπλωματική εργασία,1997.

[16]	Βασίλειος Κ. Κατσάμπας, Aνάπτυξη μοντέλων συμβατότητας δορυφορικών συστημάτων αναχρησιμοποίησης    συχνότητας και συστημάτων σταθερής ασύρματης πρόσβασης

Διδακτορική διατριβή, 2003.

[17]  A. D. Panagopoulos, J. D. Kanellopoulos, Differential rain attenuation statistics on two converging terrestrial links, IEEE Int. Symp. Antennas and Propagation, and

USNC/URSI National Radio Science Meet., San Antonio, TX, June 2002, pp.730-733.

[18] 	Propagation Data and Prediction Methods Required for the Design of Terrestrial Line of    Sight Systems, International Telecommunication Union Recommendation Propagation Ser., 530-10, 2001.

[19] 	A. D. Panagopoulos, V. K. Katsambas, J. D. Kanellopoulos , A Simple Model for Differential Rain Attenuation Statistics on Converging Terrestrial Microwave Paths,

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 2, 2003.

# ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ/ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ

| Adjacent Channel | Γειτονικό κανάλι Ένα κανάλι ή μία συχνότητα που βρίσκεται ακριβώς πάνω ή κάτω από ένα συγκεκριμένο κανάλι ή συχνότητα. |
| --- | --- |
| BER | Bit Error Ratio Ο λόγος των εσφαλμένων ψηφίων προς τα ψηφία που μεταδόθηκαν στη διάρκεια μιας περιόδου. |
| BEP | Bit Error Probability Πιθανότητα εσφαλμένου ψηφίου |
| Broadcast | Υποδηλώνει ένα σήμα που στέλνεται σε πολλά σημεία ταυτόχρονα και/ή μεταδίδεται με ομοιοκατευθυντικό τρόπο. Ένα σήμα χαρακτηρίζεται ως “broadcast” όταν επιδιώκεται η λήψη του από ένα ευρύ κοινό. |
| Downlink | Η προς τα κάτω κατεύθυνση επικοινωνίας, δηλαδή από ένα τερματικό προς το σταθμό βάσης |
| FDM | Frequency Division Multiplexing Σχήμα διαμόρφωσης με το οποίο χωρίζεται το διαθέσιμο φάσμα σε μη επικαλυπτόμενες φασματικές περιοχές, επιτρέποντας έτσι την ταυτόχρονη επικοινωνία ενός σταθμού βάσης με περισσότερους από έναν χρήστες. |
| Fresnel Zones | Υποθετικοί ελλειψοειδείς όγκοι στο χώρο μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη. Ο πρακτικός κανόνας για ζεύξη επικοινωνίας με χαρακτήρα οπτικής επαφής είναι να παραμένει το 60% της πρώτης ζώνης Fresnel ελεύθερη από εμπόδια. Υπάρχουν πολλές ζώνες Fresnel σε μια ζεύξη RF και αναφέρονται ως πρώτη ζώνη Fresnel, δεύτερη ζώνη Fresnel κ.ο.κ ,ενώ η αρίθμηση γίνεται από μέσα προς τα έξω. |
| LMDS | Local Multipoint Distribution Service Άδεια για μετάδοση φωνής, βίντεο και δεδομένων σε σχετικά χαμηλά επίπεδα ισχύος. Στις Η.Π.Α. το δεσμευμένο φάσμα για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών ανήκει σε δύο περιοχές. Οι άδειες για το Μπλοκ Α είναι από 27.5 έως 28.35GHz, 29.10 έως 29.25GHz και 31.075 έως 31.225GHz με συνολικό εύρος ζώνης 1.159GHz. Οι άδειες του Μπλοκ Β λειτουργούν από 31.00 έως 31.075GHz και 31.225 έως 31.300GHz με συνολικό εύρος ζώνης 150MHz. Τα συστήματα LMDS έχουν συνήθως μέγιστη ακτίνα κάλυψης 3 μίλια εξαιτίας των διαλείψεων βροχής και άλλων φυσικών φαινομένων, αλλά και εξαιτίας των ορίων εκπομπής ισχύος από την FCC. |
| PTM | Point to Multipoint Επικοινωνία μεταξύ ενός σταθμού βάσης και πολλών τερματικών σταθμών. |
| PTP | Point to Point Επικοινωνία μεταξύ δύο σημείων επικοινωνίας. |
| QPSK | Quadrature Phase-Shift Keying Μέθοδος ψηφιακής διαμόρφωσης φέροντος σήματος χρησιμοποιώντας τέσσερις δυνατές φάσεις για την κωδικοποίηση δύο ψηφίων πληροφορίας. |
| RF | Radio Frequency Αναφέρεται σε ασύρματες επικοινωνίες συχνοτήτων μικρότερες από 300GHz. |
| Signal Constellation | Σηματικός αστερισμός Το σύνολο των Μ κυματομορφών si(t) που χρησιμοποιεί ο πομπός για τη μετάδοση Μ συμβόλων πληροφορίας mi ορίζουν μονοσήμαντα ένα σύνολο σημείων στο γραμμικό χώρο που γεννάται από ένα πλήθος Ν ορθοκανονικών σημάτων φj(t). Το σύνολο των σημείων αυτών ονομάζεται σηματικός αστερισμός. Κάθε κυματομορφή si(t), σημείο του σηματικού αστερισμού, παράγεται από τα ορθοκανονικά σήματα φj(t) με τη χρήση κάποιων συντελεστών αij. Κατά συνέπεια, η αναγνώριση ενός συμβόλου πληροφορίας στο δέκτη ανάγεται στην αναγνώριση των συντελεστών αij που αντιστοιχούν στην κυματομορφή του συμβόλου αυτού. |
| T1 | Μετάδοση DS-1 μορφοποιημένων δεδομένων σε ρυθμό 1.544Mbps μέσω του τηλεφωνικού δικτύου μεταγωγής. |
| TDMA | Τεχνική διαχωρισμού μεταδόσεων στην ίδια συχνότητα, αλλά σε διαφορετικά χρονικά παράθυρα. Η τεχνική αυτή επιτρέπει σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών να χρησιμοποιούν μια δεδομένη συχνότητα. |
| Uplink | Η προς τα άνω κατεύθυνση επικοινωνίας, δηλαδή από ένα τερματικό προς το σταθμό βάσης. |
| Διαθεσιμότητα | Εκφράζεται από το χρονικό ποσοστό στη διάρκεια ενός έτους κατά το οποίο ο δέκτης διατηρεί το συγχρονισμό του. Για να διατηρείται ο συγχρονισμός, ο ρυθμός λανθασμένων ψηφίων BER δεν πρέπει να υπερβαίνει μια στάθμη κατωφλίου BERth, που συνήθως λαμβάνεται ίση με 10-3. |
| τ.μ. | Τυχαία μεταβλητή |

# Footnotes

Αυτές είναι τυπικές τιμές

# Text boxes

TDM

Σταθμός

Βάσης

NIU 3

NIU 2

ΝΙU 1

TDMA

Li

Lc

Δψ

Κύκλωμα

Απόφασης

Ολοκληρωτής

Κύκλωμα

Απόφασης

Ολοκληρωτής

Αc

D1

Αc,sp(Ai)

Aio			                     Ai

Αc

D1

Αc,sp(Ai)

Aio			      Ai

Αc

D2

Αc,th(Ai)

Αc,sp(Ai)

Aio,th  Aio,sp 	         	  		    Ai

Αc

D2

Αc,th(Ai)  Αc,sp(Ai)

Aio,th  Aio,sp 	         	        Ai