ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Επίδοση Διαφορικής Λήψης Κελιού

Σε Ασύρματα Κυψελωτά Συστήματα LMDS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ   ΕΡΓΑΣΙΑ

της

Έλλης Καρτσακλή

Επιβλέπων: Π.Κωττής

Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα, Ιούλιος 2003

ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Επίδοση Διαφορικής Λήψης Κελιού

Σε Ασύρματα Κυψελωτά Συστήματα LMDS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ   ΕΡΓΑΣΙΑ

της

Έλλης Καρτσακλή

Επιβλέπων: Π.Κωττής

Καθηγητής ΕΜΠ.

Εγκρίθηκε από την τριμελή επιτροπή τον Ιούλιο 2003

..................................		..................................		................................

Π.Κωττής			Χ.Καψάλης			Ι.Δ.Κανελλόπουλος

Καθηγητής ΕΜΠ		Καθηγητής ΕΜΠ		Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα, Ιούλιος 2003

...............................

ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΕΛΛΗ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Έλλη Καρτσακλή, 2003

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All Rights Reserved

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό θα πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Περίληψη

Τα ασύρματα κυψελωτά συστήματα LMDS, εξαιτίας της λειτουργίας τους στη μικροκυματική ζώνη συχνοτήτων είναι ιδιαίτερα ευπαθή στις αποσβέσεις λόγω βροχοπτώσεων. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η διαφορική λήψη, δηλαδή η δυνατότητα του δέκτη να λαμβάνει σήματα από δύο γειτονικούς σταθμούς βάσης και να επιλέγει το ισχυρότερο. Λόγω της χωρικής ανομοιογένειας της βροχής, είναι πιθανό το ένα από τα δύο σήματα να υφίσταται αρκετά μικρότερη απόσβεση από το άλλο με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του συστήματος.

Στην εργασία αυτή γίνεται εκτίμηση της επίδοσης της διαφορικής λήψης με τον υπολογισμό του διαφορικού κέρδους και πλεονεκτήματος για διάφορες κατανομές της απόσβεσης της βροχής για συχνότητες άνω των 20 GHz. Μελετώνται οι περιπτώσεις της λογαριθμοκανονικής κατανομής που αντιστοιχεί σε ήπια κλίματα και της γάμμα κατανομής που είναι κατάλληλη για τροπικές περιοχές. Ακόμα, εξετάζεται και η περίπτωση της στρωσιγενούς βροχής που κυριαρχεί σε χαμηλότερες εντάσεις βροχόπτωσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δύο εμπειρικά μοντέλα για τον υπολογισμό του διαφορικού κέρδους που βασίζονται σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μόντρεαλ και τη Μεγάλη Βρετανία.

Τέλος, παρέχονται αριθμητικά αποτελέσματα για  όλα τα παραπάνω μοντέλα για διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος, όπως τη συχνότητα, το μήκος της ζεύξης, τη γωνία διαχωρισμού και την περιοχή και τη διαθεσιμότητα. Όλοι οι αριθμητικοί  υπολογισμοί έγιναν με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C.

Abstract

The wireless cellular systems LMDS, due to their operation within the millimeter wave band are severely affected by rain attenuation. A way of dealing with this problem is route diversity giving the opportunity to the receiver to receive the transmitted signals of two adjacent base stations and select the better one. As a result of the spatial inhomogeneity of the rain, it is possible that one of the two signals is much less attenuated than the other and, thus, high quality of service is preserved.

In this diploma thesis the efficiency of diversity reception is evaluated by calculating the diversity gain and improvement for different statistical distributions of rain attenuation. The lognormal distribution that corresponds to mild climatic rain conditions and the gamma distribution that applies to tropical areas are studied. The thesis also examines the case of stratiform rain that is dominant in lower rainfall intensities. Additionally, two empirical models for the calculation of the diversity gain are presented, which are based on experimental data taken from Canada and the U.K..

Finally, numerical results are calculated for all the models presented above and for various parameters that affect system efficiency, such as the frequency, the link’s length, the separation angle, the location and the availability. All the calculations were made using C programming language.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	13

Κεφάλαιο 1 : Παρουσίαση του Συστήματος LMDS	15

1.1	Εισαγωγή	16

1.1.1	Τι είναι το LMDS	16

1.1.2	Εφαρμογές των LMDS	17

1.2	Δομή του συστήματος	20

1.3	Αρχιτεκτονική του συστήματος	24

1.3.1	Αποδιδόμενο φάσμα	24

1.3.2	Μέθοδοι πρόσβασης	25

1.3.3	Ψηφιακή διαμόρφωση και χωρητικότητα	29

1.3.4	Πρωτόκολλα Μεταφοράς	33

1.4	Αναχρησιμοποίηση της συχνότητας	37

1.5	Πλεονεκτήματα των LMDS	38

1.6	Αναφορές 1ου κεφαλαίου	40

Κεφάλαιο 2 : Προβλήματα Διάδοσης στα LMDS	41

2.1	Γενικά	42

2.2   Απώλειες ελευθέρου χώρου (Free Space Loss)	42

2.3   Λοιπές απώλειες	42

2.3.1 Ατμοσφαιρική απορρόφηση	43

2.3.2 Φαινόμενο Πολλαπλών Διαδρομών	44

2.3.3 Φαινόμενα σκέδασης	44

2.3.3.1 Σκέδαση από τα κτίρια	44

2.3.3.2 Σκέδαση από τη βλάστηση	46

2.3.3 Παρεμβολές	47

2.3.3.1 Ομοδιαυλικές παρεμβολές	(co-channel interference)	47

2.3.3.2 Παρεμβολές από γειτονικούς διαύλους (adjacent channel interference)	48

2.3.3.3 Παρεμβολές λόγω διασταυρούμενης πόλωσης (cross polarization)	48

2.4   Απώλειες λόγω βροχής	49

2.4.1 Σημειακή ένταση της βροχής	50

2.4.2 Ειδική Απόσβεση	52

2.4.3 Διαθεσιμότητα συστήματος και χρόνος διακοπής	53

2.5   Διαφορική Λήψη	55

2.5.1 Διαφορικό Πλεονέκτημα και Κέρδος Διαφορικής Λήψης	56

2.6    Αναφορές 2ου  κεφαλαίου	59

Κεφάλαιο 3 : Απλή και Διαφορική Λήψη για  το Μοντέλο των Συνεκτικών Βροχοπυρήνων	61

3.1 Γενικά	62

3.2 Λογαριθμοκανονική κατανομή	65

3.2.1 Απλή Λήψη	65

3.2.2 Διαφορική Λήψη	67

3.2.3 Υπολογισμός του διαφορικού πλεονεκτήματος	69

3.2.4 Υπολογισμός του διαφορικού κέρδους	69

3.3  Γάμμα κατανομή	70

3.3.1 Απλή Λήψη	70

3.3.2 Διαφορική Λήψη	72

3.3.3 Υπολογισμός του διαφορικού πλεονεκτήματος και κέρδους	73

3.4  Αναφορές 3ου  κεφαλαίου	74

Κεφάλαιο 4 : Διαφορική Λήψη για  το Μοντέλο της Στρωσιγενούς Βροχής	75

4.1 Γενικά	76

4.2 Υπολογισμός των βασικών παραμέτρων	77

4.3 Υπολογισμός της πιθανότητας υπέρβασης για διαφορική λήψη	79

4.4 Αναφορές 4ου  κεφαλαίου	80

Κεφάλαιο 5 : Εμπειρικά Μοντέλα Υπολογισμού της Επίδοσης της Διαφορικής Λήψης	81

5.1 Γενικά	82

5.2 Εμπειρικό Μοντέλο HBF (Hendrantoro, Butitude, Falconer)	83

5.2.1  Παρουσίαση του μοντέλου	83

5.2.2 Υπολογισμός του διαφορικού κέρδους	85

5.2.3 Συμπεράσματα	86

5.3 Εμπειρικό Μοντέλο COST 280	88

5.3.1  Παρουσίαση του μοντέλου	88

5.2.2 Υπολογισμός του διαφορικού κέρδους και πλεονεκτήματος	89

Κεφάλαιο 6 : Αριθμητικά Αποτελέσματα	93

6.1 Γενικά	94

6.2 Πιθανότητα υπέρβασης για απλή λήψη	95

6.2.1 Εξάρτηση από το μήκος της ζεύξης	95

6.2.2 Εξάρτηση από τη συχνότητα λειτουργίας του συστήματος	96

6.2.3 Εξάρτηση από την πόλωση	97

6.2.4 Εξάρτηση από την κλιματική ζώνη	98

6.3 Πιθανότητα υπέρβασης  για διαφορική λήψη	100

6.3.1 Εξάρτηση από την κλιματική ζώνη	100

6.3.2 Εξάρτηση από τη γωνία διαχωρισμού	102

6.4 Διαφορικό κέρδος και πλεονέκτημα	104

6.4.1 Επίδοση για διαφορετικά μήκη ζεύξεων	104

6.4.2 Επίδοση για διαφορετικές διαθεσιμότητες	105

6.5  Στρωσιγενής βροχή	108

6.6  Εμπειρικά Μοντέλα	115

6.6.1 Μοντέλο HBF	115

6.6.2 Μοντέλο COST 280	116

6.7  Αριθμητικό παράδειγμα για την περιοχή των Ιωαννίνων	118

Παράρτημα Α : Λογαριθμοκανονική Κατανομή	121

Α.1 Μονοδιάστατη	121

Α.2 Δισδιάστατη	122

Α.3 Λογαριθμικός Συντελεστής Συσχέτισης	123

Παράρτημα Β : Γάμμα Κατανομή	125

Β.1 Μονοδιάστατη	125

Β.2 Διδιάστατη	126

Παράρτημα Γ : Υπολογισμός Παραμέτρων που Αφορούν τη Χωρική Δομή του Μέσου Βροχόπτωσης	129

Γ.1 Υπολογισμός του Η1	129

Γ.1.1  Μοντέλο Lin	130

Γ.1.2 Μοντέλο Morita-Higuti	130

Γ.2 Υπολογισμός του Η12 τεμνόμενων ραδιοβημάτων	131

Γ.2.1  Μοντέλο Lin	131

Γ.2.1  Μοντέλο Morita-Higuti	132

Παράρτημα Δ : Χαρακτηριστικά Ατμοσφαιρικών Κατακρημνίσεων για τη Μοντελοποίηση Προβλημάτων Διάδοσης	133

Δ.1 Χάρτες Βροχής (Rainmaps)	133

Δ.2 Υπολογισμός Παραμέτρων Λογαριθμοκανονικής Κατανομής από Πειραματικά Δεδομένα	135

Δ.3 Κλιματικές Ζώνες	136

Βιβλιογραφία Παραρτήματος	137

# Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και πολλές νέες υπηρεσίες τίθενται στη διάθεση του ανθρώπου, ενώ οι απαιτήσεις για τις ήδη υπάρχουσες αυξάνονται. Η χρήση του Internet έχει διαδοθεί ευρέως και μέσω αυτού διακινείται τεράστιος όγκος δεδομένων. Παράλληλα, υπηρεσίες όπως το βίντεο καταπαίτηση (Video On Demand) και η εικονική διάσκεψη (virtual meeting) κάνουν επιτακτική την ανάγκη για μεγάλη αξιοπιστία και γρήγορους ρυθμούς μετάδοσης.

Για να γίνει δυνατή η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και μάλιστα ταυτόχρονα και από τον ίδιο τηλεπικοινωνιακό δίαυλο, απαιτείται μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Αυτό γίνεται εφικτό με τα δίκτυα ευρείας ζώνης (broadband networks) τα οποία, όχι μόνο παρέχουν το απαραίτητο εύρος ζώνης, αλλά αναλαμβάνουν και την κατανομή του στις διάφορες υπηρεσίες. Ενώ, όμως, υπάρχει η τεχνολογία που επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων με πολύ μεγάλους ρυθμούς η πλειοψηφία των χρηστών δεν είναι σε θέση να την εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι γνωστό ως το πρόβλημα του τελευταίου μιλίου (last mile problem). Πιο αναλυτικά, για τον κύριο κορμό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου χρησιμοποιούνται κυρίως οπτικές ίνες οι οποίες προσφέρουν εκπληκτικές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων. Στο τελευταίο στάδιο, όμως, η διασύνδεση των χρηστών με τον πλησιέστερο παροχέα γίνεται συνήθως με ζεύγη καλωδίων χαλκού περιορισμένης χωρητικότητας, με αποτέλεσμα ο χρήστης να λαμβάνει υπηρεσίες πολύ κατώτερες από αυτές που το δίκτυο είναι σε θέση να του προσφέρει.

Υπάρχουν διάφορες λύσεις για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος. Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιηθούν τα ζεύγη καλωδίων του ήδη υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου για τη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων, αφού με κατάλληλες τεχνικές διαμόρφωσης βελτιωθεί η χωρητικότητά τους. Αυτές είναι οι γραμμές DSL (Digital Subscriber Line). Διαφορετικά, τα καλώδια μπορούν να αντικατασταθούν με οπτικές ίνες αλλά κάτι τέτοιο, αν και θα ήταν πολύ αποτελεσματικό, είναι δαπανηρό και χρονοβόρο. Εκτός από το τηλεφωνικό δίκτυο, μπορεί να αξιοποιηθεί το δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης με την χρησιμοποίηση  ενός υβριδίου ίνας – ομοαξονικού καλωδίου HFC (Hybrid Fiber/Coax).

Μία διαφορετική προσέγγιση είναι το τελικό στάδιο διασύνδεσης των χρηστών να γίνεται μέσω ενός ασύρματου δικτύου. Εφόσον ξεπεραστούν τα διάφορα προβλήματα μετάδοσης που συνοδεύουν τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες, ένα τέτοιο δίκτυο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς είναι σχετικά εύκολο να εγκατασταθεί και είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο στις ανάγκες των χρηστών. Στη συνέχεια, εξετάζεται ένα συγκεκριμένο σύστημα ασύρματης ζεύξης, το LMDS.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Π. Κωττή για την άριστη συνεργασία μας και το διδάκτορα Α. Παναγόπουλο για την πολύτιμη καθοδήγησή του.

# Κεφάλαιο 1                                               Παρουσίαση του Συστήματος LMDS

Στο κεφάλαιο αυτό, δίνεται μία γενική περιγραφή του ασύρματου κυψελωτού συστήματος LMDS. Αναλύεται η δομή του, κάποιες βασικές παράμετροι σχεδιασμού του και τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει.

## Εισαγωγή

### Τι είναι το LMDS

Το LMDS (Local Multipoint Distribution Service) είναι μία τεχνολογία ασύρματου τοπικού δικτύου σχεδιασμένου για την παροχή υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Λειτουργεί σε μικροκυματικές συχνότητες που ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία με εύρος φάσματος που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνά το 1 GHz. Το LMDS επιτρέπει την αμφίδρομη μετάδοση δεδομένων παρέχοντας, ανάλογα με την υλοποίηση, χωρητικότητα μέχρι και 1.5 Gbps προς τους χρήστες (downstream) και 200 Mbps από κάθε χρήστη (upstream).

Η μετάδοση γίνεται από σταθμούς βάσης προς τους πελάτες μέσα σε ακτίνα οπτικής επαφής  (Line Of Sight radius), όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1 [1]. Έτσι, ουσιαστικά η υπό κάλυψη περιοχή χωρίζεται σε κυψέλες,  όπως και στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Η βασική διαφορά βρίσκεται στο ότι οι συνδρομητές δεν μετακινούνται, αλλά καταλαμβάνουν μία σταθερή γεωγραφική θέση στο δίκτυο, επομένως δεν λαμβάνουν χώρα διαδικασίες μεταγωγής μεταξύ γειτονικών κυψελών. Συνήθως κάθε κυψέλη διαιρείται σε κάποιο αριθμό τομέων (sectors) για την αποδοτικότερη  λειτουργία του συστήματος.

Σχήμα 1.1

Κυψέλη LMDS

Αναλύοντας το ακρωνύμιο LMDS προκύπτουν και τα βασικότερα γνωρίσματα αυτού του συστήματος [2].

Ο όρος local τονίζει τον τοπικό χαρακτήρα του δικτύου. Η χρησιμοποίηση μεγάλων συχνοτήτων συνοδεύεται από προβλήματα διάδοσης οπότε οι ζεύξεις που πραγματοποιούνται είναι οπτικής επαφής (Line Of Sight) και έχουν μήκος από δύο έως πέντε χιλιόμετρα.

Ο όρος multipoint αναφέρεται στην downstream μετάδοση σημείου προς πολλαπλά σημεία (Point to Multi-Point) καθώς ένας σταθμός βάσης εκπέμπει προς πολλούς χρήστες. Κατά την αντίθετη φορά μετάδοσης από τους χρήστες προς το σταθμό βάσης (upstream) η σύνδεση είναι σημείου προς σημείο (Point Τo Point).

Ο όρος distribution υποδηλώνει την κατανομή του εύρους ζώνης στις διάφορες υπηρεσίες  που παρέχονται ταυτόχρονα από την ίδια σύνδεση. Η κατανομή αυτή δεν είναι προκαθορισμένη αλλά γίνεται με βάση τον αριθμό των υπηρεσιών που επιλέγονται κάθε στιγμή και τις απαιτήσεις σε χωρητικότητα της κάθε μίας.

Τέλος ο όρος service εκφράζει τη συνδρομητική σχέση μεταξύ του πελάτη και του παροχέα. Ο παροχέας προσφέρει έναν αριθμό υπηρεσιών (μετάδοση φωνής, δεδομένων, βίντεο και Internet) και δεσμεύεται ως προς την ποιότητά τους QoS (Quality of Service).

### Εφαρμογές των LMDS

Αρχικά το LMDS αναπτύχθηκε ως μέσο πρόσβασης (access) στους συνδρομητές από νέες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες (CLEC, Competitive Local Exchange Carrier) με σκοπό να ανταγωνιστούν τις ήδη υπάρχουσες. Αν και δεν είχε πολύ μεγάλη απήχηση, με την πάροδο του χρόνου αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμο για μικρομεσαίες εταιρίες (SME / SOHO, Small and Medium Enterprises/Small Office - Home Office) που επιθυμούσαν υπηρεσίες ευρείας ζώνης, απλή τηλεφωνία και δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας.

Μία δεύτερη εφαρμογή του συστήματος αυτού που αναφέρθηκε και στην εισαγωγή είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του τελευταίου μιλίου, δηλαδή η διασύνδεση σε τελικό στάδιο των χρηστών με τον βασικό κορμό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που αποτελείται συνήθως από οπτικές ίνες. Το σύστημα αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει και κοινότητες ανθρώπων σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου η εγκατάσταση οπτικών ινών ή καλωδίων είναι δύσκολη.

Τέλος τα LMDS τείνουν να χρησιμοποιηθούν από τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας ως μέσο συσσώρευσης και προώθησης δεδομένων (backhaul)από τους σταθμούς  βάσης (BTS)  προς τα κέντρα μεταγωγής (MSC). Ως τώρα η επικοινωνία αυτή γίνονταν μέσω των ελεγκτών σταθμών βάσεων (BSC) που συνδέονταν ενσύρματα με πολλούς BTS από τη μία πλευρά και με ένα MSC από την άλλη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2 [3].

Σχήμα 1.2

Υπάρχον σύστημα κινητής τηλεφωνίας

Ο αριθμός των ενσύρματων συνδέσεων μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη χρησιμοποίηση ενός LMDS συστήματος για την επικοινωνία των BSC με τους σταθμούς βάσης. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3, μία τέτοια αρχιτεκτονική απλοποιεί σημαντικά το δίκτυο αφού κάθε σταθμός LMDS μπορεί να καλύψει μεγάλο αριθμό σταθμών κινητής τηλεφωνίας [2].

Σχήμα 3

Χρησιμοποίηση LMDS στην κινητή τηλεφωνία

Υπηρεσίες τέτοιας μορφής (backhaul) αναμένονται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον περισσότερο από τις υπηρεσίες πρόσβασης (access) όπως φαίνεται και από στατιστικές μελέτες που έγιναν από την εταιρία Alcatel στο τέλος του 2002 και αφορούν το ποσοστό της χρησιμοποίησης των LMDS σε κάθε είδος υπηρεσίας (Πίνακας 1.1).

| Year | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Backhaul | 43% | 59% | 69% |
| Access | 57% | 41% | 31% |

Πίνακας 1.1

Ποσοστό χρησιμοποίησης των LMDS

## Δομή του συστήματος

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρονται, το δίκτυο θα πρέπει να υποστηρίζει τόσο τον Ασύγχρονο Τρόπο Μεταφοράς ATM (Asynchronous Transfer Mode) όσο και το Πρωτόκολλο Διαδικτύου IP (Internet Protocol). Το δίκτυο μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα μέρη ( τα κέντρα λειτουργίας δικτύου NOC (Network Operation Centers), το τμήμα διασύνδεσης, τους σταθμούς βάσης (Base Stations) και τον εξοπλισμό του πελάτη CPE (Customer Premises Equipment). Ένα γενικό διάγραμμα του δικτύου φαίνεται στο Σχήμα 4 [1].

Σχήμα 1.4

Γενικό διάγραμμα δικτύου LMDS

Κάθε κέντρο λειτουργίας δικτύου περιλαμβάνει το σύστημα  διαχείρισης του δικτύου (Network Management System) που διαχειρίζεται μεγάλα τμήματα του δικτύου των συνδρομητών κι εκτελεί λειτουργίες παρακολούθησης (monitoring), ελέγχου (control) και αναφοράς προβλημάτων (reporting).

Είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερα από ένα NOC που συνδέονται μεταξύ τους μέσω του τμήματος διασύνδεσης, που είναι και το ενσύρματο τμήμα του συστήματος LMDS. Συνήθως πρόκειται για σύγχρονο οπτικό δίκτυο (SONET), οπτικούς συνδέσμους OC-12, OC-13 ή συνδέσεων DS-3. Υπάρχουν ακόμα ATM και IP μεταγωγείς (switches) και συνδέσεις με το Internet και το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο PSTN (Public Switched Telephone Network).

Οι σταθμοί βάσης είναι το σημείο που σταματά το ενσύρματο δίκτυο και ξεκινά η ασύρματη μετάδοση. Κάθε σταθμός βάσης αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά την ψηφιακή επεξεργασία των σημάτων (Digital Base Station) και περιέχει εξοπλισμό για τον τερματισμό του οπτικού δικτύου και συσκευές διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης (Σχήμα 1.5).

Σχήμα 1.5

Digital Base Station (DBS)

Το δεύτερο τμήμα (Radio Base Station) αποτελείται από μικροκυματικούς πομποδέκτες, τόσους σε αριθμό όσοι και οι τομείς στους οποίους έχει χωριστεί η αντίστοιχη κυψέλη. Συνήθως χρησιμοποιούνται κεραίες με γωνία μισής ισχύος στις 90ο , 45ο, 22.5ο, ή 15ο (Σχήμα 1.6).

Σχήμα 1.6

Radio Base Station (RBS)

Στις περισσότερες περιπτώσεις το ψηφιακό και το RF τμήμα είναι τοποθετημένα στο ίδιο κτίριο με το πρώτο να βρίσκεται τοποθετημένο στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου και το δεύτερο στην ταράτσα ώστε να εξασφαλίζεται η οπτική επαφή με τις κεραίες λήψης των χρηστών (Σχήμα 1.7α). Υπάρχει όμως και η περίπτωση να χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα RF τμήματα, τοποθετημένα σε διαφορετικά κτίρια και συνδεδεμένα με οπτικές ίνες με το DBS. Αυτή η αρχιτεκτονική προσφέρει ενοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες για ευρύτερη περιοχή και μειωμένο κόστος λειτουργίας, δεν είναι όμως ακόμα ευρέως χρησιμοποιούμενη (Σχήμα 1.7β).

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.4, υπάρχουν εναλλακτικές αρχιτεκτονικές στις οποίες οι ATM και IP μεταγωγείς  είναι εγκατεστημένοι σε ορισμένους σταθμούς βάσης δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνδέονται απευθείας στο Internet ή στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών χωρίς τη μεσολάβηση των οπτικών ινών. Σε αυτήν την περίπτωση εκτελούνται διάφορες λειτουργίες διαχείρισης στο σταθμό χωρίς τη μεσολάβηση του NOC [4].

(α)                                                            (β)

DBS και RBS στο ίδιο κτίριο              DBS και RBS σε διαφορετικά κτίρια

Σχήμα 1.7

Αρχιτεκτονικές σταθμών βάσης

Ο εξοπλισμός του πελάτη (Σχήμα 1.8), σε αντιστοιχία με τους σταθμούς βάσης, αποτελείται από το εξωτερικό  και το εσωτερικό τμήμα. Στο εξωτερικό περιλαμβάνεται μία κατευθυντική κεραία υψηλού κέρδους τοποθετημένη σε κάποιο υψηλό σημείο, κυματοδηγός και καλώδια. Στο εσωτερικό υπάρχουν συσκευές διαμόρφωσης, αποδιαμόρφωσης, ελέγχου και τερματισμού.

Σχήμα 1.8

Εξοπλισμός του πελάτη (CPE)

## Αρχιτεκτονική του συστήματος

### Αποδιδόμενο φάσμα

Η συχνότητα λειτουργίας των LMDS διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τις άδειες που έχουν εκδοθεί. Στις ΗΠΑ και σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες η συχνότητα λειτουργίας είναι στην περιοχή των 28 GHz ενώ σε άλλες έχει αποδοθεί φάσμα στα 42 GHz. Το εύρος ζώνης είναι αρκετά μεγάλο και κυμαίνεται από 0.8 GHz έως 1.3 GHz.

Στο Σχήμα 1.9 [5] φαίνεται αναλυτικά το φάσμα που έχει αποδοθεί στις ΗΠΑ. Παρατηρούμε ότι έχει χωριστεί σε δύο κατηγορίες (Block A,B). Αυτό έγινε κατά την απόδοση αδειών από τον οργανισμό FCC (Federal Communications Commission). Το Block B προορίζονταν για την κρατική (τοπική) τηλεφωνική εταιρία και το Block A για άλλες εταιρίες. Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι πολύ αυστηρός γιατί μετά την εγκατάσταση του LMDS το σύστημα μπορεί να πωληθεί, με αποτέλεσμα στο Block B να εκπέμπουν και μη κρατικές εταιρίες [6].

Σχήμα 1.9

Απόδοση φάσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Ένα ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο τρόπος αξιοποίησης του φάσματος ώστε να μην υπάρχουν παρεμβολές ανάμεσα στην άνω και την κάτω ζεύξη. Υπάρχουν δύο τεχνικές, η FDD (Frequency Division Duplexing) και η TDD (Time Division Duplexing). Στην FDD ανατίθενται διαφορετικές συχνότητες σε κάθε ζεύξη που απέχουν κάποια απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους (τουλάχιστον 200-300 MHz)  για την αποφυγή παρεμβολών. Στην TDD ο χρόνος διαιρείται σε χρονικές σχισμές και όλο το φάσμα διατίθεται εναλλάξ στους χρήστες και στο σταθμό βάσης.

Η FDD χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό γιατί είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί καθώς δεν απαιτεί συγχρονισμό των πλαισίων που στέλνονται. Το βασικό μειονέκτημά της είναι ότι σπαταλά ένα μέρος του φάσματος για τη ζώνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που το ολικό αποδιδόμενο φάσμα είναι σχετικά περιορισμένο. Από την άλλη μεριά η TDD έχει το πλεονέκτημα ότι εκμεταλλεύεται πλήρως το φάσμα και ευνοεί τη μη συμμετρική κίνηση δεδομένων, όπως το IP Ίντερνετ, όπου ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων διακινείται στην κάτω ζεύξη. Επίσης, τα κυκλώματα των πομπών και των δεκτών στους σταθμούς βάσης και τους χρήστες λειτουργούν στην ίδια συχνότητα οπότε κάποια τμήματά τους (όπως φίλτρα, μίκτες, κλπ) μπορεί να είναι κοινά. Οι προσπάθειες για το μέλλον επικεντρώνονται στην υλοποίηση μιας προσαρμοζόμενης TDD που θα έχει μεταβλητή διάρκεια χρονικών σχισμών για να υποστηρίζει πιο ικανοποιητικά την μη συμμετρική κίνηση [7].

### Μέθοδοι πρόσβασης

Οι μέθοδοι πρόσβασης αφορούν τον τρόπο διαχείρισης του διαύλου επικοινωνίας έτσι ώστε από το ίδιο κανάλι να μεταφέρονται ταυτόχρονα πληροφορίες για πολλούς χρήστες. Όπως είναι αναμενόμενο, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι για τις ζεύξεις καθόδου και ανόδου αφού στην πρώτη περίπτωση έχουμε μετάδοση σημείου προς πολλαπλά σημεία και στη δεύτερη πολλές ταυτόχρονες μεταδόσεις σημείου προς σημείο.

Στη ζεύξη καθόδου, από το σταθμό βάσης προς τους χρήστες, οι δύο υπάρχουσες μεθοδολογίες είναι η πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας FDM (Frequency Division Multiplexing) και η πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου TDM (Time Division Multiplexing), από τις οποίες η δεύτερη  είναι επικρατέστερη. Στην FDM το φάσμα συχνοτήτων χωρίζεται σε διαύλους προκαθορισμένου εύρους και ο κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική κατοχή ενός από αυτούς (Σχήμα 1.10). Στην TDM ο χρόνος είναι διαιρεμένος σε τμήματα ίσης διάρκειας (σχισμές - slots) και σε κάθε χρήστη παραχωρείται όλο το εύρος ζώνης για συγκεκριμένες, όμως, χρονικές σχισμές (Σχήμα 1.11) .

Σχήμα 1.10

Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας (FDM)

Σχήμα 1.11

Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (TDM)

Στη ζεύξη ανόδου υπάρχουν τρεις μεθοδολογίες, η FDMA (Frequency Division Multiple Access), η TDMA (Time Division Multiple Access) και η  CDMA (Code Division Multiple Access), από τις οποίες οι δύο πρώτες χρησιμοποιούνται περισσότερο αυτή τη στιγμή.

Αντίστοιχα με πριν, στην FDMA παραχωρούνται τμήματα του συνολικού εύρους ζώνης στους χρήστες που θέλουν να εκπέμψουν (Σχήμα 1.12) [8][9]. Κάθε τέτοια ζώνη συχνοτήτων μπορεί να καταληφθεί από ένα μόνο χρήστη κάθε φορά, με αποτέλεσμα ο αριθμός των χρηστών που μπορούν να εξυπηρετηθούν να είναι περιορισμένος.

Σχήμα 1.12

FDMA

Στην TDMA το φάσμα πάλι χωρίζεται σε ζώνες, κάθε μία όμως από αυτές διατίθεται σε κάποιο χρήστη για συγκεκριμένες χρονικές σχισμές (Σχήμα 1.13) [8][9]. Έτσι γίνεται πιο αποδοτική χρήση του φάσματος.

Σχήμα 1.13

TMDA

Η επιλογή της μεθόδου πρόσβασης εξαρτάται από τις απαιτήσεις του χρήστη και το σχεδιασμό του  συστήματος. Για κάποιον πελάτη που θέλει διαθέσιμο φάσμα όλο το 24ωρο η FDMA είναι πιο κατάλληλη μέθοδος, ενώ στην περίπτωση πελατών με μικρό όγκο δεδομένων στη ζεύξη ανόδου η TDMA αξιοποιεί πιο αποδοτικά το φάσμα. Γενικά, υπολογίζεται η μέγιστη και η μέση αναμενόμενη κίνηση δεδομένων από όλους τους χρήστες που μπορεί να εξυπηρετήσει το δίκτυο και ελέγχεται το κατά πόσο αυτά τα δεδομένα μπορούν να πολυπλεχθούν ώστε να μειωθεί η συμφόρηση σε περιόδους εκρηκτικότητας. Αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, τότε η ζεύξη ανόδου μπορεί να καλυφθεί από τη FDMA, διαφορετικά η TDMA αποτελεί πιο κατάλληλη επιλογή.

Μία ακόμα μέθοδος είναι η CDMA στην οποία σε κάθε χρήστη ανατίθεται μία ψηφιακή ακολουθία με συγκεκριμένες ιδιότητες, η οποία συνδυάζεται με το εκπεμπόμενο σήμα. Κάθε ακολουθία μπορεί να διαχωριστεί τόσο από χρονικές της παραλλαγές όσο και από τις ακολουθίες των άλλων χρηστών. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να εκπέμπουν ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή συχνοτήτων (Σχήμα 1.14) [8]. Το μειονέκτημα είναι ότι απαιτείται αρκετά πιο ακριβός εξοπλισμός από τις άλλες δύο τεχνολογίες με αποτέλεσμα την παρούσα στιγμή να επικρατεί η χρήση των TDMA και FDMA.

Σχήμα 1.14

CDMA

Τέλος, για τα συστήματα LMDS τρίτης γενιάς, γίνεται προσπάθεια να αποδίδεται το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα σε κάθε κανάλι και να λαμβάνεται υπόψη η εκρηκτικότητα των δεδομένων [7]. Μία μέθοδος που αναπτύσσεται είναι η προσαρμοζόμενη TDMA (adaptive TDMA) που διαφέρει από την κλασσική TDMA στο ότι οι χρονικές σχισμές δεν είναι σταθερής διάρκειας (Σχήμα 1.15). Έτσι, ουσιαστικά, επιτρέπεται η μετάδοση ενός μεταβλητού αριθμού πακέτων δεδομένων  και έτσι υποστηρίζονται πιο αποτελεσματικά όλα τα πρωτόκολλα (ATM, IP) χωρίς να μειώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών (Quality Of Service).

Σχήμα 1.15

Προσαρμοζόμενη TDMA

### Ψηφιακή διαμόρφωση και χωρητικότητα

Οι μέθοδοι διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται στα συστήματα LMDS είναι η ψηφιακή διαμόρφωση φάσης PSK (Phase Shift Keying) και η διαμόρφωση πλάτους AM (Amplitude Modulation). Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται οι δυνατές μέθοδοι διαμόρφωσης για την FDMA πρόσβαση και δίνεται μία τιμή για το φάσμα που απαιτείται για μία σύνδεση σταθερού ρυθμού CBR (Constant Bit Rate) στα 2Mbps. Για την TDMA μπορούν αν εφαρμοστούν οι ίδιες μέθοδοι εκτός από την 64- Quadrature ΑΜ ,η οποία όμως μπορεί στο μέλλον να γίνει διαθέσιμη [4].

| Όνομα | Τεχνική Διαμόρφωσης | MHz για 2Mbps σύνδεση |
| --- | --- | --- |
| BPSK | Binary Phase Shift Keying | 2.8 MHz |
| DQPSK | Differential QPSK | 1.4 MHz |
| QPSK | Quaternary PSK | 1.4 MHz |
| 8PSK | Octal PSK | 0.8 MHz |
| 4-QAM | Quadrature AM, 4 καταστάσεις | 1.4 MHz |
| 16-QAM | Quadrature AM, 16 καταστάσεις | 0.6 MHz |
| 64-QAM | Quadrature AM, 64 καταστάσεις | 0.4 MHz |

Πίνακας 2

Τεχνικές διαμόρφωσης σε μέθοδο FDMA

Στη διαμόρφωση PSK η πληροφορία κωδικοποιείται στη φάση και κατά συνέπεια απαιτούνται σύμφωνα συστήματα διαμόρφωσης. Οι σηματικοί αστερισμοί (constellations) αποτελούνται από σημεία τοποθετημένα σε κύκλο και σε γωνίες που εξαρτώνται από τη μέθοδο που ακολουθείται. Κάποιες περιπτώσεις φαίνονται στο Σχήμα 1.16, μαζί με κάποιες πληροφορίες για το ρυθμό μετάδοσης [10].

Σχήμα 1.16

Σηματικοί αστερισμό για διαμόρφωση PSK

Η διαμόρφωση QAM αποτελεί γενίκευση της PSK κατά την έννοια ότι ο σηματικός της αστερισμός είναι δισδιάστατος (πλάτος - φάση) και μπορεί να υλοποιηθεί με διαμόρφωση κατά πλάτος και υπέρθεση δύο ανεξαρτήτων, ορθογωνίων φερόντων σημάτων. Είναι, δηλαδή, ένας συνδυασμός διαμόρφωσης εύρους και φάσης. Ένα παράδειγμα φαίνεται στο Σχήμα 1.17 [11].

(α) 16-QAM                                                   (β)  64-QAM

Σχήμα 1.17

Σηματικός αστερισμός για διαμόρφωση 16-QAM και 64-QAM

Η χωρητικότητα του συστήματος LMDS μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους, είτε με το ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων R είτε με το μέγιστο αριθμό των χρηστών που μπορούν να εξυπηρετηθούν. Στην πρώτη περίπτωση, η χωρητικότητα του συστήματος ισούται με τον αριθμό των κυψελών που εξυπηρετούνται επί τη χωρητικότητα κάθε κυψέλης. Αν η κυψέλη είναι χωρισμένη σε τομείς, η χωρητικότητα της προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των τομέων επί τη χωρητικότητα του καθενός. Στον Πίνακα 3 δίνονται οι φασματικές αποδόσεις σε bits ανά δευτερόλεπτο και ανά Hertz (b/s/Hz) για διαμόρφωση QAM [4].

| Διαμόρφωση | Φασματική Απόδοση |
| --- | --- |
| 4-QAM | 1.5 b/s/Hz |
| 16-QAM | 3.5 b/s/Hz |
| 64-QAM | 5 b/s/Hz |

Πίνακας 1.3

Φασματική Απόδοση για διαμόρφωση QAM

Η φασματική απόδοση επί το διαθέσιμο φάσμα για κάθε χρήστη δίνει τον μέγιστο δυνατό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων R που παρέχεται στο χρήστη. Όπως είναι φανερό ο R εξαρτάται από τη μέθοδο διαμόρφωσης και είναι μεγαλύτερος για μεθόδους διαμόρφωσης με σηματικούς αστερισμούς περισσότερων σημείων (πχ 64-QAM). Το μειονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι ότι τα σύμβολα απέχουν μικρές αποστάσεις μεταξύ τους (Σχήμα 1.17β) και κατά συνέπεια είναι πιο ευαίσθητα στο θόρυβο και τις παραμορφώσεις. Για να αντιμετωπιστεί αυτό θα πρέπει είτε να αυξηθεί η ισχύς εκπομπής είτε να μειωθεί η ακτίνα κάλυψης ώστε να περιοριστούν οι αποσβέσεις του σήματος.

Η τελική επιλογή της μεθόδου διαμόρφωσης γίνεται με κριτήριο την εξισορρόπηση ανάμεσα σε απαιτήσεις για χωρητικότητα και  προδιαγραφές για ακτίνα κάλυψης των σταθμών. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι διαμόρφωσης ανάλογα με το χρήστη. Έτσι για χρήστες που βρίσκονται κοντά στο σταθμό βάσης, οι  64-QAM και η 16-QAM είναι πολύ αποδοτικές ενώ για μεγαλύτερες αποστάσεις είναι πιο κατάλληλη η QPSK. Ένα τέτοιο σύστημα με προσαρμοζόμενες μεθόδους διαμόρφωσης συνδυάζει την μεγαλύτερη ακτίνα κάλυψης που προσφέρει η QPSK με μέση χωρητικότητα αυτή που προσφέρει η 16-QAM. Αυτός ο συνδυασμός μειώνει και τον αριθμό των σταθμών βάσεων και των RF φερόντων  που χρειάζονται για την κάλυψη μιας δεδομένης περιοχής (Σχήμα 1.18) [7].

Σχήμα 1.18

Ακτίνες κάλυψης για διαφορετικές μεθόδους διαμόρφωσης

### Πρωτόκολλα Μεταφοράς

Τα LMDS υποστηρίζουν μία μεγάλη ποικιλία εφαρμογών από τις οποίες ορισμένες απαιτούν την εγκατάσταση σύνδεσης μεταξύ πομπού και δέκτη ενώ άλλες μπορούν όχι. Στην πρώτη περίπτωση το κατάλληλο πρωτόκολλο μεταφοράς είναι το IP (Internet Protocol) και στη δεύτερη το ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Το IP παρέχει μεταφορά δεδομένων χωρίς σύνδεση και χωρίς αξιοπιστία Τα μειονεκτήματά του είναι ότι δεν προσφέρει εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας και ότι υποστηρίζει αποκλειστικά επικοινωνία σημείου προς σημείο. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά δεδομένων στο Ιντερνετ.

Το ATM είναι μία ταχεία τεχνική μεταγωγής πακέτου η οποία βασίζεται στην ύπαρξη μιας νοητής σύνδεσης που ονομάζεται νοητό κύκλωμα (virtual channel). Το νοητό κύκλωμα είναι μία μονόδρομη σύνδεση από την πηγή προς τον προορισμό  παρόλο που επιτρέπονται και συνδέσεις πολλαπλής διανομής. Η πληροφορία μέσα στα νοητά κυκλώματα μεταφέρεται σε πακέτα (κελιά – cells)  σταθερού μήκους των 53 bytes  από τα οποία τα 5 bytes είναι η επικεφαλίδα και τα υπόλοιπα 48 bytes το ωφέλιμο φορτίο (Σχήμα 1.19) [12].

Σχήμα 1.19

Κελί ATM και νοητό κύκλωμα

Η εγκατάσταση σύνδεσης κάνει το πρωτόκολλο αυτό πιο αξιόπιστο από το IP παρόλο που το ATM δεν χρησιμοποιεί επαληθεύσεις. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ATM είναι πραγματικού χρόνου (ήχος, βίντεο) και η επαναμετάδοση χαμένων καλιών θα αποτελούσε πρόβλημα.

Στο ATM το εύρος ζώνης διατίθεται κατ’ απαίτηση των χρηστών και γίνεται πολύ αποδοτική χρησιμοποίηση του φάσματος καθώς χρησιμοποιείται  στατιστική πολυπλεξία. Αυτή η μέθοδος στηρίζεται στο ότι σε γενικές γραμμές οι χρήστες στο μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου δεν εκπέμπουν στο μέγιστο δυνατό ρυθμό τους. Έτσι το φάσμα που χρησιμοποιούν είναι αρκετά μικρότερο από αυτό που έχουν απαιτήσει από την υπηρεσία με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να αποδοθεί προσωρινά σε κάποιον άλλο χρήστη που το έχει ανάγκη. Εάν εκτιμηθεί σωστά η εκρηκτικότητα των χρηστών είναι δυνατόν σε μία ζεύξη να εγκατασταθούν συνδέσεις των οποίων το άθροισμα τω μέγιστων ρυθμών να υπερβαίνει την χωρητικότητα της ζεύξης χωρίς να μειωθεί η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας [13].

Το ATM υποστηρίζει διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών που διαφέρουν ως προς το ρυθμό μετάδοσης της πληροφορίας με αποτέλεσμα να μπορεί να ικανοποιήσει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Οι κατηγορίες δίνονται στον Πίνακα 1.4, ενώ κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στον Πίνακα.1.5 [14].

| Κατηγορία | Περιγραφή | Εφαρμογές |
| --- | --- | --- |
| CBR | Constant Bit Rate | Τηλεφωνία, διαλογικοί συρμοί ήχου και βίντεο |
| RT-VBR | Real Time- Variable BR (συγκεκριμένη σειρά άφιξης κελιών) | Video-conference πραγματικού χρόνου |
| NRT-VBR | Non Real Time- VBR (σειρά άφιξης κελιών με κάποιες μικρές αποκλίσεις ) | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πολυμέσων |
| ABR | Available BR (επιτρέπει τη στατιστική πολυπλεξία) | Πλοήγηση στον Ιστό |
| UBR | Unspecified BR (τα κελιά μεταδίδονται μόνο αν περισσεύει διαθέσιμη χωρητικότητα) | Μεταφορά αρχείων, αποστολή πακέτων IP |

Πίνακας 1.4

Κατηγορίες υπηρεσιών που προσφέρει το ATM

| Χαρακτηριστικό Υπηρεσίας | CBR | RT-VBR | NRT-VBR | ABR | UBR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εγγύηση εύρους ζώνης | Ναι | Ναι | Ναι | Προαιρετικά | Όχι |
| Κατάλληλη για κίνηση πραγματικού χρόνου | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κατάλληλη για καταιγιστική κίνηση | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ανάδραση για τη συναντούμενη συμφόρηση | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι | Όχι |

Πίνακας 1.5

Βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του ATM

## Αναχρησιμοποίηση της συχνότητας

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που μπορεί να μεταβάλλει την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων και να κάνει πιο αποδοτική τη χρησιμοποίηση του φάσματος είναι η αναχρησιμοποίηση της συχνότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες τεχνικές που βελτιστοποιούν αυτήν την μέθοδο [4][15].

- Χρησιμοποίηση κατευθυντικών κεραιών

Εφόσον στα LMDS οι χρήστες έχουν γνωστή και σταθερή θέση, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση πολύ κατευθυντικών κεραιών. Αυτό μειώνει το πρόβλημα των παρεμβολών από γειτονικές κυψέλες και ελαχιστοποιεί τα φαινόμενα διάδοσης λόγω πολλαπλών διαδρομών (multipath propagation).

- Τμηματοποίηση των κυψελών (sectoring)

Οι κυψέλες, όπως έχει προαναφερθεί, μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα τμήματα, τους τομείς. Στο σταθμό βάσης χρησιμοποιείται αριθμός πομποδεκτών αντίστοιχος με τον αριθμό των τομέων. Η δομή αυτή επιτρέπει την αναχρησιμοποίηση της ίδιας συχνότητας ακόμα και μέσα στην ίδια κυψέλη. Συνήθως οι κυψέλες χωρίζονται σε τέσσερεις τομείς και οι κεραίες που χρησιμοποιούνται έχουν γωνία μισής ισχύος στις 90ο.

- Χρησιμοποίηση διαφορετικής πόλωσης

Οι παρεμβολές από τους γειτονικούς τομείς που χρησιμοποιούν ίδια συχνότητα μπορούν να περιοριστούν αν  χρησιμοποιηθεί διαφορετική πόλωση. Έτσι το σήμα μέσα σε μία κυψέλη μπορεί να εκπέμπεται εναλλάξ με οριζόντια ή κατακόρυφη πόλωση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.19.

Σχήμα 1.19

Χρησιμοποίηση διαφορετική πόλωσης σε μία κυψέλη

## Πλεονεκτήματα των LMDS

Τα LMDS έχουν αρκετά πλεονεκτήματα που οφείλονται καταρχάς στον τρόπο λειτουργίας τους και παρατίθενται στη συνέχεια [4][15].

- Ο χρόνος εγκατάστασης του συστήματος είναι σημαντικά μικρότερος σε σύγκριση με τα ενσύρματα δίκτυα ευρείας ζώνης καθώς το πιο δύσκολο κομμάτι της εγκατάστασης είναι απλά η τοποθέτηση πομποδεκτών στους πελάτες και σε κάποιο ψηλό κτίριο που αποτελεί το σταθμό βάσης.

- Το κόστος εγκατάστασης είναι χαμηλό καθώς, αφενός η διαδικασία εγκατάστασης είναι απλή και αφετέρου πραγματοποιείται μετά από αίτηση του πελάτη. Έτσι ο κατασκευαστής δεν είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει εξ αρχής όλο το δίκτυο αλλά μπορεί να το αναπτύσσει σταδιακά και ανάλογα με τη ζήτηση από τη μεριά των πελατών.

- Η  σταδιακή αυτή ανάπτυξη του δικτύου κάνει πιο εύκολη τη συντήρησή του καθώς και την αναβάθμισή του καθώς το μεγαλύτερο μέρος της γίνεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Επίσης το σύστημα είναι αρκετά ευέλικτο και επεκτάσιμο καθώς μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα σχεδόν μεγάλο αριθμό νέων χρηστών (μέχρι κάποιο ανώτατο όριο εννοείται).

- Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα είδη και την ποιότητα των  υπηρεσιών που θέλουν να δέχονται ανάλογα με τις ανάγκες τους, την οικονομική τους δυνατότητα και  τα πακέτα σύνδεσης που παρέχει ο κάθε φορέας.

- Το σύστημα προσφέρει μεγάλο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων στους πελάτες  καθώς αξιοποιεί το ήδη μεγάλο εύρος ζώνης που του έχει αποδοθεί με την αναχρησιμοποίηση συχνότητας και τον αποδοτικό σχεδιασμό του (ανάθεση συχνοτήτων, μέθοδοι πρόσβασης, κωδικοποίηση).

- Το LMDS είναι σε θέση να ανταγωνιστεί άλλες τεχνολογίες ευρείας ζώνης όπως τα δορυφορικά συστήματα, η καλωδιακή τηλεόραση, οι οπτικές ίνες κλπ. Το μεγάλο του πλεονέκτημα όμως είναι ότι μπορεί να συμπληρώσει άλλες τεχνολογίες όπως το οπτικό δίκτυο στην περίπτωση του προβλήματος του τελευταίου μιλίου (last mile problem) ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για την επικοινωνία των σταθμών βάσεων (mobile backhaul).

Τα μειονεκτήματα των συστημάτων LMDS οφείλονται κυρίως σε προβλήματα διάδοσης  λόγω των υψηλών συχνοτήτων λειτουργίας τα οποία θα αναπτυχθούν στο επόμενο κεφάλαιο.

## Αναφορές 1ου κεφαλαίου

[1]  Introduction on LMDS, Alcatel

[2]  Mobile Networks Division (MND) Fixed Wireless Business Unit,

Alcatel LMDS Presentation

[3]  Μ.Ε.Θεολόγου, “Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών”

[4]  LMDS Tutorial – http://www.iec.org

[5]  WW Spectrum Allocations for BWA

[6]  Glossary of Wireless Terms -

http://classes.lls.edu/s2000/manheimk/comlaw/wglossary.html

[7]  Carlton O'Neal, “Wireless Infrastructure: 3G LMDS eyes wide-scale deployment”

- http://www.commsdesign.com/design_center/3gwireless/design_corner

[8]  CDMA Technology & Benefits, Motorola Cellular Infrastructure Group

http://rf.rfglobalnet.com

[9]  TDMA Tutorial – http://www.iec.org

[10] J.Mark Steber , “PSK Demodulation Part I” -

http://www.newwaveinstruments.com

[11] Digital Modulation in Communication Systems, An Introduction,

Agilent Technologies  - http://www.educatorscorner.com

[12] ATM Tutorial – http://www.iec.org

[13] Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, “Δίκτυα Ευρείας Ζώνης”

[14] Andrew S. Tanenbaum, “Δίκτυα Υπολογιστών”

[15] Προβλήματα Διάδοσης σε Ασύρματα Κυψελωτά Συστήματα LMDS,

Διπλωματική Εργασία των Β. Παπανικολάου και Ι. Παπουτσή

# Κεφάλαιο 2                                              Προβλήματα Διάδοσης στα LMDS

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα προβλήματα διάδοσης που παρουσιάζονται στα  LMDS. Εκτός από τις απώλειες ελευθέρου χώρου, στο σύστημα εισάγονται αποσβέσεις που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως η ατμοσφαιρική απορρόφηση, η διάδοση πολλαπλών διαδρομών, τα φαινόμενα σκέδασης λόγω κτιρίων και βλάστησης και οι παρεμβολές. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο βασικότερος παράγοντας αποσβέσεων, η βροχή και ορίζονται κάποια βασικά μεγέθη. Τέλος, περιγράφεται η μέθοδος διαφορικής λήψης ως τεχνική αντιμετώπισης των διαλείψεων λόγω βροχής.

## Γενικά

Οι απώλειες διάδοσης (path loss) ή αλλιώς οι αποσβέσεις (propagation attenuation) L που εισάγονται κατά τη διάδοση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος από ένα πομπό προς ένα δέκτη ορίζονται ως ο λόγος της εκπεμπόμενης ισχύος προς την ισχύ που λαμβάνεται στο δέκτη. Δηλαδή

(2.1)

Οι αποσβέσεις αυτές διαιρούνται σε δύο κατηγορίες, στις απώλειες ελευθέρου χώρου και σε λοιπές απώλειες.

## 2.2   Απώλειες ελευθέρου χώρου (Free Space Loss)

Με το όρο “ελεύθερος χώρος” εννοούμε μία περιοχή ελεύθερη από αντικείμενα που θα μπορούσαν να απορροφήσουν ή να σκεδάσουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Είναι δηλαδή ένα ιδανικό, ισοτροπικό μέσο μέσα στο οποίο το σήμα που εκπέμπεται από τον πομπό διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις ως σφαιρικό κύμα. [1]. Οι απώλειες μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν εξαρτώνται από την κατεύθυνση και είναι ανάλογες του τετραγώνου της απόστασης.

(2.2)

Επίσης, οι απώλειες ελευθέρου χώρου αυξάνονται με τη συχνότητα εκπομπής, ενώ ως αντιστάθμιση υπάρχει αύξηση του κέρδους των κεραιών εκπομπής και λήψης.

## 2.3   Λοιπές απώλειες

Στην πράξη, η διάδοση των κυμάτων δεν γίνεται σε ιδανικό χώρο αλλά σε περιβάλλον στο οποίο επιδρούν πολλοί παράγοντες, όπως ανακλάσεις από το έδαφος, καιρικά φαινόμενα, φυσικά εμπόδια (λόφοι, βλάστηση, κλπ) και τεχνητά εμπόδια (κτίρια, οχήματα, κλπ). Οι βασικοί μηχανισμοί απωλειών που προκύπτουν από τις παραπάνω συνθήκες είναι απορρόφηση, ανάκλαση και περίθλαση.

Οι επιπλέον απώλειες που εισάγονται είναι δύσκολο να υπολογιστούν, όμως σε γενικές γραμμές αυξάνονται με την απόσταση με μία σχέση της μορφής

(2.3)

όπου η παράμετρος n ονομάζεται εκθέτης απωλειών της διαδρομής και  είναι συνήθως μεγαλύτερη του δύο. Τα συστήματα που λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες για να περιορίσουν τις απώλειες εκπέμπουν σε ακτίνα οπτικής επαφής LOS (Line Of Sight). Σε αυτές τις περιπτώσεις η παράμετρος n τείνει στο 2, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανακλάσεις από το περιβάλλον δρουν ενισχυτικά και το n παίρνει τιμές γύρω στο 1.4 [2].

Στη συνέχεια, εξετάζονται πιο αναλυτικά οι διάφοροι παράγοντες που εισάγουν απώλειες στο φυσικό χώρο.

### 2.3.1 Ατμοσφαιρική απορρόφηση

Από τα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, το οξυγόνο και οι υδρατμοί απορροφούν ενέργεια από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εξαιτίας της ηλεκτρικής και της μαγνητικής ροπής, αντίστοιχα, που τα χαρακτηρίζει. [1]

Στο Σχήμα 2.1 δίνεται η ειδική απόσβεση (dB/Km) που οφείλεται στα δύο αέρια. Η απορρόφηση από το οξυγόνο αυξάνεται απότομα στην περιοχή των  60 GHZ, ενώ η απορρόφηση από τους υδρατμούς έχει κάπως πιο σταθερή ανοδική πορεία συναρτήσει της συχνότητας με τοπικό μέγιστο στα 22 GHz περίπου. [2]

Σχήμα 2.1

Ειδική απόσβεση λόγω απορρόφησης από ατμοσφαιρικά αέρια

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής απορρόφησης πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στα συστήματα που λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες όπως τα LMDS.

### 2.3.2 Φαινόμενο Πολλαπλών Διαδρομών

Τo φαινόμενο πολλαπλών διαδρομών (multipath propagation) αναφέρεται στη λήψη από το δέκτη όχι μόνο του απευθείας κύματος αλλά και διαφόρων χρονικά μετατοπισμένων εκδοχών του που οφείλονται σε ανακλάσεις και περιθλάσεις. Το συνολικό σήμα προκύπτει από το διανυσματικό άθροισμα όλων των συνιστωσών και ανάλογα με τις επιμέρους καθυστερήσεις τους και την ισχύ τους μπορεί να είναι εξασθενημένο ή ενισχυμένο συγκριτικά με το αρχικό σήμα.

Στα συστήματα LMDS το φαινόμενο πολλαπλών διαδρομών δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς η ισχύς του απευθείας κύματος είναι αρκετά ισχυρότερη λόγω του μικρού μήκους των ζεύξεων και της μεγάλης κατευθυντικότητας των κεραιών

### 2.3.3 Φαινόμενα σκέδασης

Στις μεγάλες συχνότητες, το μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι πολύ μικρό με αποτέλεσμα πολλά εμπόδια να αποκτούν συγκριτικά υπολογίσιμες διαστάσεις με αυτό και να προκαλούν σκέδαση. Στα LMDS υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όταν τέτοια εμπόδια διακόπτουν την οπτική επαφή πομπού και δέκτη η οποία είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ποιότητας υπηρεσίας. Οι δύο πιο συνηθισμένες περιπτώσεις σκέδασης είναι από κτίρια και από τη βλάστηση.[3]

#### 2.3.3.1 Σκέδαση από τα κτίρια

Στην περίπτωση των κτιρίων το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με προσεκτική σχεδίαση του συστήματος. Οι κεραίες των σταθμών βάσης πρέπει να εγκαθίστανται σε όσο το δυνατόν υψηλότερα σημεία  λαμβάνοντας υπόψη την τοπολογία των γειτονικών κτιρίων (Σχήμα 2.2). Στην περίπτωση που αυτή είναι γνωστή, η επιλογή της εγκατάστασης των πομποδεκτών γίνεται με την απαίτηση να μένει ανεμπόδιστο τουλάχιστον το 60% της 1ης ζώνης Fresnel.

Σχήμα 2.2

Διατήρηση της οπτικής επαφής Πομπού-Δέκτη

Στην περίπτωση όπου δεν είναι γνωστή η τοπολογία των κτιρίων, η μελέτη πρέπει να γίνει στατιστικά. Από τη γεωμετρία του Σχήματος 2.2 βλέπουμε ότι το μέγιστο ύψος hlos που επιτρέπεται να έχει ένα κτίριο (να φτάνει οριακά την ζεύξη LOS) είναι

(2.4)

όπου htx το ύψος του σταθμού βάσης, hrx το ύψος του πελάτη, rrx το μήκος της ζεύξης και rloss η απόσταση σταθμού και εμποδίου. Με κάποιο στατιστικό μοντέλο για την κατανομή των κτιρίων στη δεδομένη περιοχή μπορεί να υπολογιστεί η πιθανότητα P(LOS) όλα τα κτίρια που μεσολαβούν μεταξύ πομπού (έστω br στο πλήθος) και δέκτη να έχουν ύψος μικρότερο από το hlos που τους αντιστοιχεί.

(2.5)

Από την πιθανότητα αυτή μπορεί να υπολογιστεί η ακτίνα κάλυψης του σταθμού βάσης. Περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους υπολογισμούς μπορούν να βρεθούν στο [3].

#### 2.3.3.2 Σκέδαση από τη βλάστηση

Η εκτίμηση των αποσβέσεων λόγω σκεδάσεων από τη βλάστηση και κυρίως από τα  φύλλα των δέντρων είναι πιο δύσκολη γιατί, σε αντίθεση με τα κτίρια που έχουν σταθερή θέση, τα φυτά μακροπρόθεσμα αναπτύσσονται και βραχυπρόθεσμα μετακινούνται υπό την επίδραση του ανέμου. Μετρήσεις έχουν δείξει ότι η διακοπή της οπτικής επαφής από ένα δέντρο προκαλεί μείωση της στάθμης του σήματος κατά 20dB περίπου, ενώ στιγμιαία (για χρονικά διαστήματα των 10ms) η απόσβεση φτάνει τα 50dB.

Οι αποσβέσεις προκαλούνται από μία σειρά διαδοχικών σκεδάσεων του σήματος μέσα στα φυλλώματα των δέντρων. Μετρήσεις που έγιναν σε διάφορες συχνότητες έδειξαν ότι οι αποσβέσεις δεν είναι επιλεκτικές ως προς τη συχνότητα (frequency selective fading). Αυτό φαίνεται και στο Σχήμα 2.3 όπου δίνεται η μεταβολή της ισχύος ενός σήματος που διέρχεται μέσα από ένα δέντρο για δύο διαφορετικές συχνότητες με την πάροδο του χρόνου [3].

Σχήμα 2.3

Σύγκριση της ισχύος του σήματος για διαφορετικές συχνότητες

κάτω από συνθήκες ισχυρού ανέμου.

### 2.3.3 Παρεμβολές

Με τον όρο παρεμβολή χαρακτηρίζεται η μερική ή ολική συνύπαρξη του επιθυμητού σήματος με άλλα σήματα που εκπέμπονται στην ίδια ή αρκετά κοντινή συχνότητα. Συνήθως, οι  παρεμβολές συνυπάρχουν με το θόρυβο και οδηγούν σε περαιτέρω χειροτέρευση της ποιότητας του σήματος που λαμβάνει ο δέκτης. Ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας τους οι παρεμβολές  χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες.

#### 2.3.3.1 Ομοδιαυλικές παρεμβολές	(co-channel interference)

Οι ομοδιαυλικές παρεμβολές εμφανίζονται όταν δύο ή περισσότεροι σταθμοί βάσης ενός συστήματος εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα. Ένα μέτρο εκτίμησης των παρεμβολών αυτών είναι ο υπολογισμός του C/I, δηλαδή του λόγου του ωφέλιμου σήματος C (Carrier) προς το άθροισμα των παρεμβαλλόντων σημάτων I (Interference) . Υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί εκπέμπουν στην ίδια ισχύ, ο λόγος C/I στην περίπτωση αυτή δίνεται από τη σχέση

(2.6)

όπου duser η απόσταση του δέκτη από τον επιθυμητό σταθμό βάσης, Dj η απόσταση από τους ομοδιαυλικούς γειτονικούς σταθμούς πλήθους Ν και n ο εκθέτης απωλειών  της διαδρομής.

Για να λειτουργεί το σύστημα υπό τις επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, πρέπει ο λόγος C/I  να μην υπερβαίνει κάποιο ελάχιστο κατώφλιο. Για τον περιορισμό των παρεμβολών αυτών, η αναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων οφείλει να γίνεται μετά από μία απόσταση ασφαλείας που εξαρτάται από το κατώτερο επιτρεπτό όριο του C/I. Επίσης, η επιλογή της ισχύος εκπομπής πρέπει να είναι τέτοια ώστε το σήμα να μην είναι ούτε πολύ εξασθενημένο αλλά ούτε και πολύ ισχυρό ώστε να αποτελεί πηγή παρεμβολών για άλλες κυψέλες. Από την πλευρά των χρηστών  οι κεραίες πρέπει να είναι πολύ κατευθυντικές και να έχουν μη ισχυρούς πλευρικούς λοβούς.[4]

#### 2.3.3.2 Παρεμβολές από γειτονικούς διαύλους (adjacent channel interference)

Οι παρεμβολές από γειτονικούς διαύλους οφείλονται στην αδυναμία του δέκτη να  διαχωρίσει σήματα που εκπέμπονται σε κοντινές συχνότητες Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως μέσα σε τομείς κυψελών ή σε κυψέλες επιβαρημένες με μεγάλη κίνηση. Επίσης, είναι πιο πιθανό όταν έχει επιλεγεί πρόσβαση FDM γιατί σε αυτήν την περίπτωση, από τη μη γραμμική λειτουργία των ενισχυτών προκύπτουν προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης.

Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτών των παρεμβολών είναι η αποφυγή ανάθεσης φασματικά γειτονικών διαύλων σε χωρικά γειτονικές περιοχές. Επειδή όμως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό λόγω του περιορισμένου φάσματος, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτιστοποίηση του φιλτραρίσματος στους δέκτες. Με τη χρησιμοποίηση μεθόδων διαμόρφωσης σταθερής περιβάλλουσας (όπως QPSK) και γραμμικών ενισχυτών μειώνεται η παραμόρφωση που εισάγεται στο σήμα κατά την είσοδό του στο σύστημα του δέκτη και το φιλτράρισμα γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια. [5]

#### 2.3.3.3 Παρεμβολές λόγω διασταυρούμενης πόλωσης (cross polarization)

Όπως έχει προαναφερθεί, στα LMDS χρησιμοποιούνται ορθογώνιες πολώσεις στην ίδια φέρουσα συχνότητα για την εξοικονόμηση φάσματος. Παρεμβολές μπορούν να υπάρξουν αν κάποιο σήμα υποστεί αποπόλωση, φαινόμενο που σε υψηλές συχνότητες είναι δυνατόν να προκαλείται από ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις κατά μήκος της ζεύξης. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο όταν οι διαφορετικές πολώσεις χρησιμοποιούνται από τον ίδιο σταθμό βάσης, ενώ όταν χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές κυψέλες δεν προκύπτει ιδιαίτερο πρόβλημα. [1]

## 2.4   Απώλειες λόγω βροχής

Για μικροκυματικές συχνότητες στην περιοχή πάνω από 10 GHz, η βροχή αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα εξασθένησης του σήματος. Αυτό συμβαίνει επειδή η εκπεμπόμενη ακτινοβολία σκεδάζεται από τις σταγόνες της βροχής καθώς το μέγεθός τους είναι συγκρίσιμο με το μήκος κύματος. Ο υπολογισμός της απόσβεσης που εισάγεται σε μία ασύρματη ζεύξη λόγω των βροχοπτώσεων είναι καθοριστικός για την επίτευξη υπηρεσιών μεγάλης αξιοπιστίας.

Η μελέτη του μέσου της βροχής συνίσταται στη μελέτη παραμέτρων όπως το σχήμα, το μέγεθος, η θέση και ο προσανατολισμός των σταγόνων της και μπορεί να γίνει μόνο με στατιστική ανάλυση.

Το σχήμα των σταγόνων χαρακτηρίζεται ως πεπλατυσμένο σφαιροειδές και εξαρτάται από το μέγεθός τους καθώς όσο μικρότερη διάμετρο έχουν, τόσο τείνουν να διατηρούν το σφαιρικό σχήμα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αναπτύσσουν πλάτυνση προς τα κάτω [6]. Για το μέγεθος των σταγόνων έχουν υπολογιστεί διάφορες κατανομές που λαμβάνουν υπόψη τη θερμοκρασία του ανέμου, την ένταση βροχόπτωσης και άλλες παραμέτρους.

Εξαιτίας του ανέμου, οι σταγόνες παρουσιάζουν μια κλίση ως προς την οριζόντια (δεδομένου ότι οι άξονες των σταγόνων βρίσκονται σε επίπεδο κάθετο στην πορεία της βροχής). Η γωνία αυτή μπορεί να οδηγήσει στην αποπόλωση του σήματος.

Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, είναι σημαντική και η μακροσκοπική δομή της βροχής, δηλαδή η κατανομή της στον ευρύτερο χώρο μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η ραδιοζεύξη. Υπάρχουν δύο μοντέλα τα οποία θα μελετηθούν. Το πρώτο είναι το μοντέλο των συνεκτικών βροχοπυρήνων το οποίο αναφέρεται σε μεγάλες εντάσεις βροχόπτωσης. Σύμφωνα με αυτό, θεωρείται ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές με έντονο ρυθμό βροχόπτωσης, που ονομάζονται βροχοπυρήνες, ενώ έξω από αυτούς η βροχή μπορεί να θεωρηθεί ομογενής. Το δεύτερο είναι το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής, που ισχύει για χαμηλές εντάσεις βροχόπτωσης και σύμφωνα με το οποίο η βροχή παρουσιάζει χωρική ομοιογένεια.

Στη συνέχεια, θα μελετηθούν κάποια βασικά μεγέθη για τον υπολογισμό της απόσβεσης λόγω βροχής.

### 2.4.1 Σημειακή ένταση της βροχής

Η σημειακή ένταση της βροχής R (mm/hr) ορίζεται ως το ύψος του νερού που φθάνει στη γη σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο,  στη μονάδα  του χρόνου. Το μέγεθος αυτό εξαρτάται από τον όγκο των σταγόνων που υπολογίζεται από την κατανομή του μεγέθους τους και από την ταχύτητα  πτώσης των σταγόνων. Η σημειακή ένταση, όπως είναι αναμενόμενο, μεταβάλλεται χρονικά, όμως μακροπρόθεσμα συγκλίνει σε συγκεκριμένη τιμή για κάθε τοποθεσία.

Επειδή οι πειραματικές μετρήσεις είναι δύσκολες και απαιτούν την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, ο Διεθνής Οργανισμός ITU-R πρότεινε το διαχωρισμό της Γης σε 15 κλιματικές ζώνες (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q), (Σχήμα 2.4) για κάθε μία από τις οποίες δίνεται η αθροιστική κατανομή υπέρβασης της R για διάφορα ποσοστά του χρόνου (Πίνακας 1). Καθώς μία τέτοια κατανομή των περιοχών είναι πολύ γενική, η ITU-R με νεότερη σύσταση εισήγαγε τους χάρτες βροχής (rainmaps) [7]. Με βάση αυτούς η Γη έχει χωριστεί σε τμήματα εμβαδού  για κάθε ένα από τα οποία δίνονται οι τιμές για ορισμένες στατιστικές παραμέτρους.

Αυτό που έχει σημασία για τον υπολογισμό των αποσβέσεων είναι η στατιστική κατανομή που ακολουθεί  η σημειακή ένταση R και ο προσδιορισμός της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας της. Σύμφωνα με το μοντέλο του Lin [8], τα πειραματικά δεδομένα προσεγγίζονται από την λογαριθμοκανονική κατανομή για περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Για τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όπου τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων είναι πιο έντονα και παροξυσμικά, επικρατεί το μοντέλο των Morita – Higuti [9] που υιοθετεί την κατανομή γάμμα. Και στις δύο περιπτώσεις που θα εξεταστούν στη συνέχεια, οι κατανομές προϋποθέτουν μία ελάχιστη τιμή της σημειακής έντασης βροχόπτωσης, αυτό όμως δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς για πολύ μικρές ή μηδενικές τιμές της R δεν προκαλείται απόσβεση του σήματος.

| % του ολικού χρόνου | Κλιματικές Ζώνες |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q |
| 1.0 | <0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 3 | 2 | 8 | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 |
| 0.3 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 7 | 4 | 11 | 4.2 | 7 | 11 | 15 | 34 | 49 |
| 0.1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 20 | 12 | 15 | 22 | 35 | 65 | 72 |
| 0.03 | 5 | 6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 20 | 18 | 28 | 23 | 33 | 40 | 65 | 105 | 96 |
| 0.01 | 6 | 12 | 15 | 19 | 22 | 28 | 30 | 32 | 35 | 42 | 60 | 63 | 95 | 145 | 135 |
| 0.003 | 14 | 21 | 26 | 29 | 41 | 54 | 45 | 55 | 45 | 70 | 105 | 95 | 140 | 195 | 142 |
| 0.001 | 22 | 32 | 42 | 42 | 70 | 78 | 65 | 83 | 55 | 100 | 150 | 120 | 180 | 250 | 170 |

Πίνακας 2.1

Κατανομές βροχόπτωσης σε διάφορες κλιματικές ζώνες

### 2.4.2 Ειδική Απόσβεση

Η ειδική απόσβεση Αο (dB/km) ορίζεται ως η εξασθένηση ανά μονάδα μήκους που υφίσταται το ηλεκτρομαγνητικό κύμα από ένα χωρικά ομογενές μέσο βροχής	. Το μέγεθος αυτό συνδέεται με τη σημειακή ένταση της βροχής R μέσω σχέσης της μορφής [10]

(2.7)

όπου τα α,b είναι παράμετροι που εξαρτώνται από τη συχνότητα, την κατανομή του μεγέθους των σταγόνων, τη θερμοκρασία και την πόλωση (τα οριζόντια πολωμένα σήματα υφίστανται μεγαλύτερη απόσβεση σε σχέση με τα κατακόρυφα πολωμένα).

Για τον υπολογισμό των α και b έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα. Οι τιμές που θα χρησιμοποιηθούν εδώ για τη λογαριθμοκανονική κατανομή υπολογίζονται για οριζόντια και κατακόρυφη πόλωση, αντίστοιχα, από τις σχέσεις

(2.8)		και

(2.9)

όπου f η συχνότητα σε GHz.

Για τη γάμμα κατανομή οι παράμετροι α και b λήφθηκαν από τον Πίνακα 2.2 για δεδομένες τιμές συχνότητας [10].

Στην περίπτωση ομογενούς βροχής για μήκος ζεύξης ίσο με L η απόσβεση δίνεται από τη σχέση

(2.10)

Διαφορετικά, η απόσβεση προκύπτει με ολοκλήρωση της Ao κατά μήκος της ζεύξης, όπως θα δειχτεί στο επόμενο κεφάλαιο.

### 2.4.3 Διαθεσιμότητα συστήματος και χρόνος διακοπής

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, εάν είναι γνωστή η κατανομή της R μπορεί να υπολογιστεί και η κατανομή της Α με τη βοήθεια της θεωρίας πιθανοτήτων. Το μέγεθος που ενδιαφέρει τα συστήματα τηλεπικοινωνιών είναι η πιθανότητα ώστε η απόσβεση Α που υφίσταται το σύστημα να υπερβαίνει κάποιο περιθώριο αποσβέσεων Am (fade margin) το οποίο καθορίζεται από την επιθυμητή ποιότητα λειτουργίας.

Η πιθανότητα υπέρβασης του κατωφλίου των προδιαγραφών ή ισοδύναμα το ποσοστό του χρόνου στο οποίο η εισαγόμενη απόσβεση ξεπερνά το κατώφλιο ονομάζεται ποσοστό του χρόνου διακοπής p του συστήματος.

Αντίστοιχα, η πιθανότητα ώστε η απόσβεση που εισάγεται να είναι μικρότερη του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ή ισοδύναμα το ποσοστό του χρόνου στο οποίο το σύστημα να λειτουργεί εντός των προδιαγραφών ονομάζεται διαθεσιμότητα Av (Availability) του συστήματος.

Η σχέση που συνδέει τα δύο παραπάνω μεγέθη είναι

(2.11)

Προφανώς, η διαθεσιμότητα του συστήματος παίρνει τιμές πολύ κοντά στο 100% για υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Ακόμα, αν το ποσοστό του χρόνου διακοπής πολλαπλασιαστεί επί τα λεπτά που έχει ένας χρόνος, προκύπτει ο χρόνος διακοπής, δηλαδή τα λεπτά ανά έτος για τα οποία το σύστημα δεν λειτουργεί. Συγκεκριμένα

(min/year)        						        (2.12)

Πίνακας 2.2

Παράμετροι α και b για τη γάμμα κατανομή

## 2.5   Διαφορική Λήψη

Για υπηρεσίες που απαιτούν υψηλή διαθεσιμότητα, οι διαλείψεις λόγω βροχής αποτελούν μεγάλο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο μέρος των αποσβέσεων οφείλεται στους βροχοπυρήνες αφού μέσα σε αυτούς η βροχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Η έκταση όμως των βροχοπυρήνων στο οριζόντιο επίπεδο δεν ξεπερνά τα λίγα χιλιόμετρα Όμως, σύμφωνα με το μοντέλο των συνεκτικών βροχοπυρήνων, κατά τις ισχυρές βροχοπτώσεις παρατηρείται μεγάλη ανομοιομορφία της έντασης της βροχής στο οριζόντιο επίπεδο καθώς οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ένταση είναι περιορισμένης έκτασης. Ως αποτέλεσμα δύο γειτονικοί ραδιοδίαυλοι είναι δυνατόν να δέχονται τελείως διαφορετική επιβάρυνση από τη βροχή καθώς ο ένας από τους δύο ενδέχεται να βρίσκεται εκτός του βροχοπυρήνα που καλύπτει τον άλλο.

Το γεγονός αυτό ευνοεί τη διαφορική λήψη χώρου (cell-site diversity) ως τεχνική αντιμετώπισης του προβλήματος. Έτσι, αν ένας χρήστης είναι σε θέση να συνδέεται με δύο ή περισσότερους σταθμούς και ανά πάσα στιγμή να επιλέγει το ισχυρότερο σήμα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κατά τη διάρκεια μιας βροχόπτωσης τουλάχιστον ένας από τους ραδιοδιαύλους να μην είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος από τη βροχή και να μην υπερβαίνεται η επιτρεπτή στάθμη διαλείψεων, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.5.

Σχήμα 2.5

Τυπική περίπτωση διαφορικής λήψης

Η μελέτη θα επικεντρωθεί στη διπλή διαφορική λήψη, κατά την οποία ο χρήστης συνδέεται με δύο σταθμούς βάσης. Οι δύο ραδιοδιάδρομοι έχουν μήκη L1 και L2,αντίστοιχα,και σχηματίζουν μεταξύ τους οριζόντια γωνία θ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.6. Ως ζεύξη αναφοράς θα θεωρηθεί η ζεύξη 1.

Σχήμα 2.6

Γεωμετρία διπλής διαφορικής λήψης

Στη συνέχεια, προκειμένου να εκτιμηθεί το κατά πόσο σε μία ζεύξη η διαφορική λήψη είναι συμφέρουσα και αποδοτική, εισάγονται τα μεγέθη του διαφορικού πλεονεκτήματος και του κέρδους της διαφορικής λήψης.

### 2.5.1 Διαφορικό Πλεονέκτημα και Κέρδος Διαφορικής Λήψης

Έστω AS το κατώφλιο της απόσβεσης, δηλαδή η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απόσβεσης που μπορεί να δεχθεί το σύστημα ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για μια συγκεκριμένη στάθμη πιθανότητας λάθους BEP.

Έστω Pο η πιθανότητα υπέρβασης της στάθμης αυτής ΑS σε μία απλή ζεύξη, όπως ορίστηκε στην παράγραφο 2.4.3. Στην περίπτωση της διπλής διαφορικής λήψης, ορίζεται ως Pdiv η πιθανότητα και οι δύο ζεύξεις να δεχτούν ταυτόχρονα απόσβεση μεγαλύτερη της ίδιας στάθμης ΑS, δηλαδή

(2.12)

Το διαφορικό πλεονέκτημα ID ορίζεται ως ο λόγος των παραπάνω πιθανοτήτων

(2.13)	Ποιοτικά, οι πιθανότητες Po και Pdiv αντιπροσωπεύουν το χρονικό διάστημα (σε λεπτά ανά έτος) κατά το οποίο δεν πληρούνται οι προδιαγραφές του συστήματος στην απλή και τη διαφορική λήψη, αντίστοιχα. Επομένως, το διαφορικό πλεονέκτημα εκφράζει το πόσες φορές μειώνεται ο χρόνος αυτός με τη χρήση διαφορικής λήψης, ή ισοδύναμα το πόσο αυξάνεται η διαθεσιμότητα του συστήματος.

Το διαφορικό κέρδος G (diversity gain) ορίζεται ως η διαφορά  της απόσβεσης AS στην απλή λήψη μείον την απόσβεση AD στη διαφορική λήψη για ίδια πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας του συστήματος P0, δηλαδή

(2.14)

Το διαφορικό κέρδος εκφράζει, ουσιαστικά, την μείωση της στάθμης του περιθωρίου διάλειψης ή ισοδύναμα την αύξηση της μέσης ισχύος του σήματος που οφείλεται στη διαφορική λήψη.

Στη συνέχεια θα παρατεθεί ένα αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού των δύο μεγεθών βασισμένο στο Σχήμα 2.7. Εκεί δίνονται οι καμπύλες της πιθανότητας υπέρβασης της απόσβεσης για απλή και διαφορική λήψη. Για στάθμη αποσβέσεων   AS =  14dB, η πιθανότητα υπέρβασης στην απλή λήψη είναι Pο = 1.5(10-6 και στη διαφορική λήψη Pdiv = 2.1(10-7. Οι αντίστοιχοι χρόνοι διακοπής, όπως ορίστηκαν στις σχέσεις (2.11) και (2.12) είναι 78.84 min/year και 11.0376 min/year.

Το διαφορικό πλεονέκτημα υπολογίζεται ως

Για το ποσοστό χρόνου Po που αναφέρθηκε προηγουμένως, η στάθμη αποσβέσεων για τη διαφορική λήψη είναι AD = 8dB, είναι δηλαδή μειωμένη από την αντίστοιχη στάθμη της απλής λήψης που ήταν AS = 14dB. Η διαφορά αυτή αποτελεί το διαφορικό κέρδος, που είναι

Το διαφορικό πλεονέκτημα και το διαφορικό κέρδος εκφράζουν ισοδύναμα την επίδοση ενός συστήματος διαφορικής λήψης, εντούτοις, στην πράξη χρησιμοποιείται περισσότερο το δεύτερο γιατί αναφέρεται στην ίδια πιθανότητα διακοπής και είναι πιο εύκολο να μετρηθεί.

Σχήμα 2.7

Παράδειγμα υπολογισμού του διαφορικού πλεονεκτήματος

και του διαφορικού κέρδους

## 2.6    Αναφορές 2ου  κεφαλαίου

[1]  Ι. Δ. Κανελλόπουλος, “Σχεδίαση Μικροκυματικών Ζεύξεων”

[2]  Implementation Strategies for Advanced Access Networks, Project P614,

Annex 2, EURESCOM

[3]  Recommendation ITU-R, P.1410-1

[4]  Cellular/PCS Management, by Paul Beddel, McGraw-Hill

[5]  LMDS Tutorial, 1999 IEEE Emerging Technologies Symposium on Wireless

Communications and Systems, by L. Langston, R. Marks, E. Reese

[6] H.R.Pruppacher and R.L.Pitter, “A semi-empirical determination of the shape of

Cloud and Raindrops”, J.Atmos., Sci., Vol. 28, p. 86, 1971

[7]  Recommendation ITU-R, P. 837-3

[8]  S.H.Lin, “A Method for Calculating Rain Attenuation Distribution on Microwave

Paths”, Bell Syst. Tech.J., Vol. 54, (6), p.1051, 1975

[9]  K.Morita and I.Higuti, “Prediction methods for rain attenuation distribution of

micro and millimeter waves”, Rev. Electr. Commun. Labs, Vol. 54 (7-8),

pp651-668, 1976

[10] W.Zhang and N.Moayeri, “Power Law Parameters of Rain Specific Attenuation”

# Κεφάλαιο 3                                                                  Απλή και Διαφορική Λήψη για  το                            Μοντέλο των Συνεκτικών Βροχοπυρήνων

Στο κεφάλαιο αυτό θα υπολογιστούν αναλυτικά οι πιθανότητες υπέρβασης μιας στάθμης αποσβέσεων για απλή και διαφορική λήψη υιοθετώντας για τη βροχή το μοντέλο των συνεκτικών βροχοπυρήνων. Θα μελετηθούν δύο κατανομές της έντασης της βροχής, η λογαριθμοκανονική, που εφαρμόζεται σε πιο ήπια κλίματα και η γάμμα που αντιστοιχεί σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές.

## 3.1 Γενικά

Όπως προαναφέρθηκε, η βροχή χαρακτηρίζεται από έντονη χωρική ανομοιογένεια ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Έτσι, κατά τη διάρκεια μιας βροχόπτωσης, υπάρχουν περιοχές στις οποίες η ένταση είναι αρκετά μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες και ονομάζονται βροχοπυρήνες. Στο κεφάλαιο αυτό θα προσδιοριστεί  αρχικά η απόσβεση που εισάγεται σε μία ζεύξη όταν αυτή βρίσκεται μέσα σε κάποιον βροχοπυρήνα.

Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η απόσβεση προκαλείται από τη βροχή που πλήττει τα σημεία που ανήκουν στην πρώτη ζώνη Fresnel της ζεύξης. Αυτά τα σημεία συντελούν κυρίως στη διάδοση της ενέργειας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και το σύνολό τους αποτελεί το απλό ραδιοβήμα. Επειδή μέσα στο ραδιοβήμα η ένταση της βροχόπτωσης δεν είναι σταθερή, η απόσβεση Α δεν μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση (2.9), αλλά μόνο με ολοκλήρωση της ειδικής απόσβεσης Αο κατά το μήκος του ραδιοβήματος L. Δηλαδή

(dB)						          (3.1)

Για τη σχεδίαση ασύρματων ζεύξεων είναι σημαντικός ο υπολογισμός της πιθανότητας διακοπής της λειτουργίας του συστήματος ή ισοδύναμα της πιθανότητας η απόσβεση Α να ξεπεράσει κάποιο κατώφλιο x. Είναι γνωστό ότι η κατανομή που ακολουθεί η R για κάποια υπό μελέτη περιοχή και οι παράμετροι α και b υπολογίζονται με βάση την Παράγραφο 2.4.2. Η απόσβεση Α ακολουθεί την ίδια κατανομή και πρέπει να υπολογιστούν οι αντίστοιχες παράμετροι.

Η μέση τιμή της Α με τη χρήση της σχέσης (3.1) προκύπτει

(3.2)

Η τυπική απόκλιση της Α είναι

(3.3)

όπου z και z’ δύο σημεία που ανήκουν στο ραδιοβήμα.

Το μέγεθος  μπορεί να υπολογιστεί μέσω του συντελεστή αυτοσυσχέτισης ρο= ρο(|z-z()|) = ρο(Δz) των και . Ισχύει εξ ορισμού ότι

Είναι δεκτό ότι η R έχει ίδια μέση τιμή και μεταβλητότητα σε κάθε σημείο της ζεύξης οπότε

(3.5)

(3.6)

Λύνοντας τη σχέση (3.4) ως προς το ζητούμενο μέγεθος και αντικαθιστώντας τις (3.5) και (3.6) προκύπτει

(3.7)

Με αντικατάσταση στη σχέση (3.3) και πράξεις, προκύπτει ότι

(3.8)

Το διπλό ολοκλήρωμα της παραπάνω σχέσης μπορεί να μετατραπεί σε απλό με την αλλαγή μεταβλητής x = z-z(, καθώς ο συντελεστής ρο δεν εξαρτάται από τις θέσεις z(,z αλλά από την μεταξύ τους απόσταση. Έτσι, το ολοκλήρωμα γράφεται

(3.9)

Τα μεγέθη  και  καθώς και ο συντελεστής ρο εξαρτώνται από την κατανομή της R. Στις επόμενες παραγράφους θα μελετηθούν δύο κατανομές, η λογαριθμοκανονική και η γάμμα.

## 3.2 Λογαριθμοκανονική κατανομή

### 3.2.1 Απλή Λήψη

Στις περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής (κλιματικές ζώνες E, F, K, L) το κλίμα είναι σχετικά ήπιο. Σε αυτήν την περίπτωση η σημειακή ένταση της βροχής R ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή, όπως υποστηρίχθηκε από τον Lin [1]. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δίνεται από τη σχέση [2]

(3.10)

όπου Rm η μέση τιμή και  Sr η τυπική απόκλιση της κατανομής της μεταβλητής  ln(R). Η ITU-R έχει προσδιορίσει αυτές τις παραμέτρους για κάθε κλιματική ζώνη (Παράρτημα Ε ). Οι τιμές τους περιέχονται στον Πίνακα 3.1.

| Ζώνη | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rm | 2.1830E-03 | 1.5650E-02 | 2.0460E-02 | 6.9270E-02 | 8.4000E-03 | 2.7200E-02 | 6.8400E-02 |
| Sr | 2.096000 | 1.694000 | 1.712000 | 1.467000 | 2.040000 | 1.810000 | 1.596000 |
| Ζώνη | H | K | L | M | N | P | Q |
| Rm | 2.8490E-02 | 1.6740E-02 | 1.7630E-02 | 4.9650E-02 | 4.3900E-02 | 8.1330E-02 | 1.3415E-01 |
| Sr | 1.825000 | 2.020000 | 2.113500 | 1.867755 | 2.018000 | 2.000500 | 1.856800 |

Πίνακας 3.1

Μέση τιμή Rm και  τυπική απόκλιση Sr της κατανομής της ln(R)

Οι παράμετροι  και  υπολογίζονται συναρτήσει των Rm ,Sr και του εκθέτη b με βάση τον τύπο (Α.2) του Παραρτήματος Α.

(3.11)

(3.12)

Με χρήση των παραπάνω, οι σχέσεις (3.2ι (3.8) γράφονται, αντίστοιχα

(3.13)

και

(3.14)

Ο σημειακός συντελεστής αυτοσυσχέτισης ρο της ειδικής απόσβεσης Αο, σύμφωνα με το μοντέλο του Lin,  δίνεται από τη σχέση

(3.15)

όπου G μια σταθερά που εξαρτάται από τον τόπο και εκφράζει την απόσταση όπου ο συντελεστής ρ γίνεται . Οι τυπικές τιμές της G κυμαίνονται από 0.75km έως 3km. Εύκολα υπολογίζεται το ολοκλήρωμα  Η1 από τις σχέσεις (3.9) και (3.15)

(3.16)

Οι ζητούμενες παράμετροι Am και Sa της λογαριθμοκανονικής κατανομής της Α, δηλαδή η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της ln(A)  δίνονται από τους τύπους (Α.3) και (Α.4) του παραρτήματος Α συναρτήσει των μα και σα. Μετά πό πράξεις απλοποιήσεων προκύπτουν διαδοχικά

(3.17)

και

(3.18)

Τελικά, η πιθανότητα υπέρβασης της απόσβεσης για κάποια στάθμη x (dB) δίνεται από την ολοκλήρωση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (σχέση (3.10)).

(3.19)

Με τη βοήθεια της συμπληρωματικής συνάρτησης σφάλματος erfc(), που ορίζεται στο Παράρτημα Α, προκύπτει τελικά

(3.20)

### 3.2.2 Διαφορική Λήψη

Στην περίπτωση της διαφορικής λήψης υποτίθεται ότι η σημειακή  ένταση της βροχής R ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή και στις δύο ζεύξεις με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας αυτή που ορίστηκε στη σχέση (3.10).  Καθώς οι δύο ζεύξεις βρίσκονται στην ίδια περιοχή, οι παράμετροι Rm και Sr είναι κοινές και υπολογίζονται από τον Πίνακα 3.1.

Ορίζονται δύο βοηθητικές μεταβλητές, οι u1,2  με

(i = 1, 2)  			                                            (3.21)

Οι μεταβλητές αυτές ακολουθούν χωριστά την κανονική κατανομή με μέση τιμή μηδέν και απόκλιση 1. Επομένως, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητάς τους είναι

(i = 1, 2)  			                                            (3.22)

Αν ρn ο συντελεστής συσχέτισής τους, τότε η από κοινού κατανομή τους fU1U2(u1,u2) μπορεί να υποτεθεί ότι είναι κανονική  [2] και η μορφή της δίνεται από την σχέση (Α.14) του Παραρτήματος Α.

Με βάση το θεώρημα του Bayes ισχύει

(3.23)

όπου

(3.24)

Ο συντελεστής συσχέτισης ρn  (σχέση (Α.25) του Παραρτήματος Α) είναι

(3.25)

Αυτό που μένει να υπολογιστεί είναι ο συντελεστής συσχέτισης ρ1,2  των κατανομών των αποσβέσεων Α1 και Α2.

Με βάση το μοντέλο του Lin, ο συντελεστής του σημειακού συντελεστή συσχέτισης ρο1,2 των  κατανομών των ειδικών αποσβέσεων με υπολογίζεται ως

(3.26)

όπου

(3.27)

η απόσταση των δύο σταθμών βάσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.6.

Από τις παραπάνω σχέσεις υπολογίζεται το ολοκλήρωμα H12 που είναι η διπλή ολοκλήρωση του ρο1,2  κατά τα διαστήματα L1 και L2

(3.28)  Ο ζητούμενος συντελεστής συσχέτισης ρ1,2   ορίζεται ως

(3.29)

όπου τα Η1 και Η2 υπολογίζονται από τη σχέση (3.16) με τις αντίστοιχες παραμέτρους κάθε ζεύξης.

Η πιθανότητα P1,2 οι στάθμες απόσβεσης AS1 και AS2 των δύο ζεύξεων  να ξεπεράσουν ταυτόχρονα κάποιες οριακές τιμές xS1 και xS2, αντίστοιχα, δίνεται από το διπλό ολοκλήρωμα της σχέσης (3.23)

(3.30)

Τελικά, προκύπτει το αποτέλεσμα

(3.31)

### 3.2.3 Υπολογισμός του διαφορικού πλεονεκτήματος

Για συγκεκριμένη διαθεσιμότητα p% του συστήματος υπολογίζεται η πιθανότητα  διακοπής της λειτουργίας του συστήματος Po από τη σχέση

(3.32)

Αυτή είναι και η πιθανότητα υπέρβασης της απλής λήψης για το συγκεκριμένο κατώφλιο BER. Στη συνέχεια προσδιορίζεται το κατώφλιο xS στο οποίο αντιστοιχεί η παραπάνω πιθανότητα από την εξίσωση

(3.33)

Για την τιμή του xS που βρέθηκε υπολογίζεται η από κοινού πιθανότητα υπέρβασης P1,2 από τη σχέση (3.31) για xS1=xS2=xS και το διαφορικό πλεονέκτημα δίνεται από το πηλίκο των Po / P1,2..

### 3.2.4 Υπολογισμός του διαφορικού κέρδους

Για δεδομένη διαθεσιμότητα p% του συστήματος υπολογίζεται η πιθανότητα  διακοπής της λειτουργίας του συστήματος Po από τη σχέση  (3.32) και το αντίστοιχο κατώφλιο AS από την (3.33), ακριβώς όπως και στην παράγραφο (3.2.3).

Για τη διαφορική λήψη, θεωρείται ότι και για τις δύο ζεύξεις το κατώφλιο απόσβεσης xD είναι κοινό (x1=x2=xD) και τότε, η (3.21) γράφεται

(3.34)

Το xD υπολογίζεται αριθμητικά από τη λύση της υπερβατικής εξίσωσης

(3.35)

Η διαφορά xS-xD αποτελεί το διαφορικό κέρδος της ζεύξης.

## 3.3  Γάμμα κατανομή

### 3.3.1 Απλή Λήψη

Σε τροπικές και υποτροπικές  περιοχές όπως η Νότια Αμερική και η Ιαπωνία (κλιματικές ζώνες M, N, P, Q), οι βροχοπτώσεις είναι έντονες και παροξυσμικού χαρακτήρα και η σημειακή ένταση της βροχής R ακολουθεί τη γάμμα κατανομή, όπως προτάθηκε από τους Morita – Higuti [3]. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της γάμμα κατανομής δίνεται από τον τύπο

(3.36)

όπου νR και βR οι παράμετροι της γάμμα κατανομής που έχουν καθοριστεί από την ITU-R(Παράρτημα Δ ) και δίνονται στον Πίνακα 3.2

| Ζώνη | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vR | 2.7000E-03 | 4.1490E-03 | 4.5000E-03 | 8.7000E-03 | 3.1000E-03 | 4.6000E-03 | 8.3000E-03 |
| βR | 0.183000 | 0.137000 | 0.105900 | 0.119700 | 0.059170 | 0.057300 | 0.076700 |
| Ζώνη | H | K | L | M | N | P | Q |
| vR | 5.6000E-03 | 3.9500E-03 | 3.8000E-03 | 6.6000E-03 | 5.9000E-03 | 9.2000E-03 | 3.7400E-02 |
| βR | 0.053122 | 0.043460 | 0.028760 | 0.039900 | 0.026060 | 0.020315 | 0.037387 |

Πίνακας 3.2

Παράμετροι νR και βR της γάμμα κατανομής της R

Οι παράμετροι  και  υπολογίζονται συναρτήσει των νR και βR και του εκθέτη b με βάση τον τύπο (Β.3) του Παραρτήματος Β.

(3.37)

(3.38)

Επομένως οι σχέσεις (3.2) και (3.8) γίνονται αντίστοιχα

(3.39)

(3.40)

Ο συντελεστής ρο, σύμφωνα με το μοντέλο των Morita – Higuti [3],  δίνεται από τη σχέση

(3.41)

όπου αs μια σταθερά που εξαρτάται από τον τόπο με τυπικές τιμές από 0.2-0.3 km-1/2. Το ολοκλήρωμα  Η1 υπολογίζεται από τις σχέσεις (3.9) και (3.41)

(3.42)

Οι ζητούμενες παράμετροι να και βα της γάμμα κατανομής της Α δίνονται από τους τύπους (Β.4) και (Β.5) του παραρτήματος Β συναρτήσει των μα και σα.

(3.43)

και

(3.44)

Εκτελώντας τις πράξεις προκύπτει

(3.45)

και

(3.46)

Τέλος, η πιθανότητα υπέρβασης της απόσβεσης για κάποια στάθμη x (dB) δίνεται από την ολοκλήρωση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (3.36) και είναι

(3.47)

όπου γ() η ατελής γάμμα συνάρτηση όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Β.

### 3.3.2 Διαφορική Λήψη

Στην περίπτωση της διαφορικής λήψης γίνεται δεκτό ότι η σημειακή  ένταση της βροχής R ακολουθεί τη γάμμα κατανομή και στις δύο ζεύξεις με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας αυτή που ορίστηκε στη σχέση (3.36).  Καθώς οι δύο ζεύξεις βρίσκονται στην ίδια περιοχή, οι παράμετροι νR και βR είναι κοινές και δίνονται από τον Πίνακα 3.2. Οι αποσβέσεις Α1 και Α2  ακολουθούν και αυτές τη γάμμα κατανομή χωριστά και θα πρέπει να υπολογιστεί η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητάς τους.

Αρχικά προσδιορίζονται οι παράμετροι να και βα για κάθε μία από τις ζεύξεις από τις σχέσεις (3.45) και (3.46), αφού πρώτα έχουν υπολογιστεί τα ολοκληρώματα Η1 και Η2 από την σχέση (3.42) για τις δύο ζεύξεις με μήκη L1 και L2 αντίστοιχα.

Ο σημειακός συντελεστής συσχέτισης ρο1,2 των  κατανομών των ειδικών αποσβέσεων με βάση το μοντέλο των Morita – Higuti δίνεται από τη σχέση

(3.48)

όπου d(l1,l2) η απόσταση των δύο σταθμών βάσης (σχέση (3.27)) που επαναλαμβάνεται εδώ.

(3.49)

Από τις παραπάνω σχέσεις υπολογίζεται το ολοκλήρωμα H12 που είναι η διπλή ολοκλήρωση του ρο1,2  κατά τα διαστήματα L1 και L2

(3.50)

Ο συντελεστής συσχέτισης των κατανομών των αποσβέσεων Α1 και Α2 ορίζεται ως

(3.51)

Οι αριθμητικές τιμές των να  που υπολογίστηκαν προηγουμένως για τις δύο ζεύξεις διαφέρουν ελάχιστα και ορίζεται η παράμετρος ν με

(3.52)

Επιπλέον, ορίζονται οι

(i = 1, 2)                                                                                            (3.53)

Η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δίνεται από τη σχέση

(3.54)

όπου  και  δύο στοχαστικές μεταβλητές που ακολουθούν τη γάμμα κατανομή με παραμέτρους  και  αντίστοιχα.

Η ζητούμενη πιθανότητα υπέρβασης P1,2 για κατώφλια απόσβεσης xS1 και xS2 αντίστοιχα δίνεται τελικά από τη διπλή ολοκλήρωση της σχέσης

(3.55)

### 3.3.3 Υπολογισμός του διαφορικού πλεονεκτήματος και κέρδους

Το διαφορικό πλεονέκτημα και το κέρδος για τη γάμμα κατανομή υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε στις παραγράφους (3.2.3) και (3.2.4) για τη λογαριθμοκανονική κατανομή.

Το διαφορικό πλεονέκτημα δίνεται από  το πηλίκο των πιθανοτήτων  Po / P1,2 που έχουν υπολογιστεί η μεν πρώτη από την επιθυμητή διαθεσιμότητα του συστήματος (σχέση 3.32) και η δεύτερη λύνοντας αριθμητικά την εξίσωση

(3.56)

ως προς xS και αντικαθιστώντας αυτήν την τιμή στην σχέση (3.55), με xS1=xS2=x.

Για το διαφορικό κέρδος θεωρούμε ότι το κατώφλιο απόσβεσης xD είναι κοινό για τις δύο ζεύξεις (x1=x2=xD)  και  υπολογίζεται  λύνοντας ως προς αυτό την εξίσωση

(3.57)

Η διαφορά xS-xD αποτελεί το διαφορικό κέρδος της ζεύξης.

## 3.4  Αναφορές 3ου  κεφαλαίου

[1]  S.H.Lin, “A Method for Calculating Rain Attenuation Distribution on Microwave

Paths”, Bell Syst. Tech.J., Vol. 54, (6), p.1051, 1975

[2] Papoulis 1991 ???

[3]  K.Morita and I.Higuti, “Prediction methods for rain attenuation distribution of

micro and millimeter waves”, Rev. Electr. Commun. Labs, Vol. 54 (7-8),

pp651-668, 1976

# Κεφάλαιο 4                                                                  Διαφορική Λήψη για  το                            Μοντέλο της Στρωσιγενούς Βροχής

Στο κεφάλαιο αυτό θα υπολογιστούν οι πιθανότητες υπέρβασης μιας στάθμης αποσβέσεων για τη διαφορική λήψη για τις περιοχές όπου η βροχή έχει χαμηλή ένταση και χαρακτηρίζεται ως στρωσιγενής. Στην περίπτωση της απλής λήψης υιοθετείται το μοντέλο της λογαριθμοκανονικής κατανομής.

## 4.1 Γενικά

Στρωσιγενής είναι η βροχή που χαρακτηρίζεται από σταθερή ένταση, μεγάλη διάρκεια και οφείλεται σε στρωσιγενή σύννεφα (Σχήμα 4.1β). Η δημιουργία σταγόνων μέσα στο σύννεφο είναι αρκετά αργή με αποτέλεσμα οι σταγόνες να έχουν μικρό μέγεθος. Συνήθως η στρωσιγενής βροχή εμφανίζεται σε συνδυασμό με τους συνεκτικούς βροχοπυρήνες. Μετρήσεις έδειξαν ότι σε τροπικές περιοχές το φαινόμενο της στρωσιγενούς βροχής είναι αρκετά συνηθισμένο αν και ο μεγαλύτερος όγκος βροχοπτώσεων οφείλεται στους βροχοπυρήνες καθώς χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ένταση.

(α) Σύννεφα βροχοπυρήνων                                   (β) Στρωσιγενή Σύννεφα

Σχήμα 4.1

Τύποι Συννέφων

Το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής μας ενδιαφέρει για την περίπτωση της διαφορικής λήψης, καθώς για απλή λήψη χρησιμοποιείται το μοντέλο της λογαριθμοκανονικής κατανομής  που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

## 4.2 Υπολογισμός των βασικών παραμέτρων

Το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής εφαρμόζεται για βροχοπτώσεις χαμηλής έντασης, μέχρι 10-14  mm/h. Σε αυτήν την περίπτωση υποτίθεται ότι η ένταση της βροχής είναι χωρικά ομογενής, οπότε η τιμή της σε δύο σημεία, υπό την προϋπόθεση ότι βρέχει και στα δύο, είναι πλήρως συσχετισμένη. Αυτό σημαίνει ότι και στα δύο σημεία η ένταση ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή με τις ίδιες παραμέτρους. Έτσι, ο σημειακός συντελεστής συσχέτισης ρc (ο δείκτης c υποδηλώνει ότι το μέγεθος αυτό αναφέρεται μόνο σε χρονικές στιγμές βροχόπτωσης) των μεταβλητών και μπορεί να τεθεί ίσος με τη μονάδα.

Το βασικό σημείο στην ανάλυση του μοντέλου αυτού είναι ο προσδιορισμός του συντελεστή  συσχέτισης ρu  των και που αναφέρεται σε όλες τις χρονικές στιγμές (βροχόπτωσης και μη – δείκτης u).

Από το μαθηματικό ορισμό του συντελεστή συσχέτισης (σχέση (3.4)) προκύπτουν δύο σχέσεις, η πρώτη για περίπτωση βροχόπτωσης και η δεύτερη για όλες τις χρονικές στιγμές.

(4.1)

(4.2)

Για τις παραμέτρους   και  ισχύουν οι σχέσεις [1]

(4.3)

(4.4)

όπου P(0) η πιθανότητα να βρέχει σε μία περιοχή και P(1,2,d) η πιθανότητα να βρέχει ταυτόχρονα σε δύο σημεία που απέχουν απόσταση d.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο όρος  ρc είναι ίσος με τη μονάδα. Τότε, από τη σχέση (4.1) προκύπτει

(4.5)

Διαιρώντας κατά μέλη τις (4.3), (4.4) και χρησιμοποιώντας την (4.5) προκύπτει ότι

(4.6)

Ισχύουν ακόμα οι σχέσεις (3.11), (3.12) που επαναλαμβάνονται εδώ

(4.7)

και

(4.8)

Με βάση τα προηγούμενα, η σχέση (4.2) γίνεται

(4.9)

Η παράμετρος b υπολογίζεται για τη συγκεκριμένη συχνότητα και  μένει να υπολογιστούν οι πιθανότητες P(1,2,d) και P(0) και η παράμετρος Sr .

Η πιθανότητα Ρ(0) δίνεται από πειραματικές μετρήσεις για κάθε περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, στους χάρτες βροχής της ITU-R παρέχονται κάποιες στατιστικές παράμετροι για τη βροχόπτωση και το μέγεθος P(0) υπολογίζεται συναρτήσει των γεωγραφικών συντεταγμένων της υπό εξέταση περιοχής. Από το μέγεθος αυτό μπορούν να υπολογιστούν η μέση τιμή Rm και η τυπική απόκλιση Sr της βροχής που υποτίθεται ότι ακολουθούν τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους υπολογισμούς δίνονται στο Παράρτημα Δ. Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση την σύσταση ITU-R, P. 837-3 της ITU-R.

Για την πιθανότητα P(1,2,d) δεν υπάρχουν επαρκείς μετρήσεις εκτός από ορισμένα πειραματικά δεδομένα για περιοχές των ΗΠΑ. Πρόκειται για μία φθίνουσα συνάρτηση της απόστασης d με γνωστή συμπεριφορά για οριακές τιμές της d. Συγκεκριμένα, για μηδενική απόσταση η πιθανότητα P(1,2,d) τείνει στην τιμή Ρ(0) και για άπειρη απόσταση στην Ρ2(0). Μετά από αρκετές δοκιμές πάνω στα πειραματικά δεδομένα προτάθηκε από τον Σ.Βεντούρα  [2] η σχέση

(4.10)

όπου c είναι μία παράμετρος (σε km) που εξαρτάται από την περιοχή και παίρνει τιμές από 4 έως 6 km.

Τελικά ο συντελεστής ρu προκύπτει

(4.11)

## 4.3 Υπολογισμός της πιθανότητας υπέρβασης για διαφορική λήψη

Η μέθοδος που ακολουθείται στη συνέχεια για τον υπολογισμό της πιθανότητας υπέρβασης είναι αντίστοιχη με αυτήν της λογαριθμοκανονικής κατανομής.

Υπολογίζονται τα ολοκληρώματα Η1, Η2 και Η12 από τις σχέσεις

, (i = 1,2) 		                                            (4.12)

όπου ρο ο σημειακός συντελεστής αυτοσυσχέτισης της ειδικής απόσβεσης Αο, που δίνεται από  το μοντέλο του Lin και παρατίθεται στη σχέση (3.15) και

(4.13)

όπου ο συντελεστής ρu δίνεται από τη σχέση (4.4).

Οι παράμετροι Am και Sa της λογαριθμοκανονικής κατανομής της απόσβεσης Α, δίνονται από τους τύπους (3.17), (3.18) που επαναλαμβάνονται εδώ για λόγους πληρότητας

(i = 1, 2)				        (4.14)

(4.15)

Ο συντελεστής συσχέτισης των κατανομών των αποσβέσεων Α1 και Α2 ορίζεται ως

(4.14)

και ο αντίστοιχος λογαριθμικός συντελεστής συσχέτισης ως

(4.15)

Τελικά η πιθανότητα υπέρβασης για διαφορική λήψη δίνεται από τον τύπο

(4.16) με

(i = 1, 2)						        (4.17)

## 4.4 Αναφορές 4ου  κεφαλαίου

[1]  A.Papoulis, “Probability, Random Variables and Stochastic Processes”,

McGRAW HILL Inter. Edn.

[2]  Σ.Βεντούρας, “Μελέτη της Συμπεριφοράς Επίγειων και Δορυφορικών

Μικροκυματικών Συστημάτων Διαφορικής Λήψης που Λειτουργούν σε

Συχνότητες άνω των 10GHz”, Διδακτορική Διατριβή

# Κεφάλαιο 5                                                         Εμπειρικά Μοντέλα Υπολογισμού                                   της Επίδοσης της Διαφορικής Λήψης

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν δύο εμπειρικά μοντέλα που υπολογίζουν το διαφορικό κέρδος και το διαφορικό πλεονέκτημα. Τα μοντέλα αυτά προσπάθησαν να προσεγγίσουν πειραματικές μετρήσεις ραντάρ που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές του Μόντρεαλ στον Καναδά και  του Hampshire στη Μ. Βρετανία στις συχνότητες των 42 GHz και 30GHz, αντίστοιχα.

## 5.1 Γενικά

Εκτός από τα μοντέλα λογαριθμοκανονικής και γάμμα κατανομής για τη διαφορική λήψη που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, έχουν αναπτυχθεί και κάποια εμπειρικά μοντέλα για τον υπολογισμό του διαφορικού πλεονεκτήματος και του διαφορικού κέρδους. Τα μοντέλα αυτά προέκυψαν μετά από επεξεργασία μακροχρόνιων μετρήσεων που έγιναν από ραντάρ σε συγκεκριμένες περιοχές  και συχνότητες. Έχουν το πλεονέκτημα ότι οι υπολογισμοί γίνονται με αρκετά απλό τρόπο, όμως η εφαρμογή τους περιορίζεται σε περιοχές με συγκεκριμένες συνθήκες, αντίστοιχες με αυτές  της περιοχής των μετρήσεων.

Θα μελετηθούν δύο μοντέλα τα οποία θεωρούν ότι το διαφορικό κέρδος έχει μία εξάρτηση από τη γωνία θ που σχηματίζουν οι δύο ραδιοδιάδρομοι. Η εξάρτηση αυτή είναι της μορφής , όπου k εκθέτης  που προσδιορίζεται διαφορετικά σε κάθε μοντέλο. Και τα δύο μοντέλα επικεντρώθηκαν στη διπλή διαφορική λήψη. Η γεωμετρία του προβλήματος φαίνεται στο Σχήμα 5.1.

Σχήμα 5.1

Γεωμετρία διπλής διαφορικής λήψης

## 5.2 Εμπειρικό Μοντέλο HBF (Hendrantoro, Butitude, Falconer)

### 5.2.1  Παρουσίαση του μοντέλου

Το μοντέλο αυτό προτάθηκε από τους Hendrantoro, Butitude και Falconer	τον Απρίλιο του 2002 [1]. Οι πειραματικές μετρήσεις  πραγματοποιήθηκαν στο Μόντρεαλ, σε μία περιοχή ακτίνας 45 km για δύο περίπου χρόνια, από τον Οκτώβριο του 1998 ως τον Οκτώβριο του 2000. Το ραντάρ που χρησιμοποιήθηκε λειτουργούσε σε μήκος κύματος 10.4 cm, με μέγιστη ισχύ (peak power) 800 kW και παραβολική κεραία διαμέτρου 9.15m. Η γωνία ανύψωσης ήταν 3.4ο ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες ανιχνεύσεις του clutter του έδαφος και του στρώματος του χιονιού.

Το ραντάρ μετρούσε την ενέργεια που επέστρεφε από τη σκέδαση υδρομετεωριτών σε κάθε σημείο της περιοχής κάλυψης. Για κάθε pixel της εικόνας που απεικονίζονταν στην οθόνη του ραντάρ υπολογίστηκε ένας μέσος συντελεστής ανάκλασης Z (σε mm6/m3) που αντιστοιχούσε σε κάποια τιμή της έντασης βροχόπτωσης R. Η ειδική απόσβεση Αο υπολογίστηκε από τη σχέση

(5.1)

με συντελεστές που προέκυψαν από μετρήσεις της κατανομής του μεγέθους των σταγόνων που πραγματοποιήθηκαν στο Μόντρεαλ και το Τορόντο για κατακόρυφη πόλωση, θερμοκρασία   0 oC και σχήμα σταγόνων πεπλατυσμένο σφαιροειδές .

Οι μετρήσεις έγιναν στη συχνότητα των 30 GHz για δύο ραδιοδιαδρόμους με μήκη από 1 έως 5 km για διάφορες τιμές της μεταξύ τους γωνίας θ. Η διάταξη φαίνεται στο Σχήμα (5.1)

Αρχικά παρατηρήθηκε ότι για ίσα μήκη ζεύξεων L1 = L2 = L ο μέσος συντελεστής συσχέτισης ρ των αποσβέσεων για συγκεκριμένο κατώφλιο υπέρβασης είναι συνάρτηση του L και της γωνίας θ.  Στο Σχήμα (5.3) υπολογίστηκε ο συντελεστής  ρ για όλες τις γωνίες θ και για κατώφλια Χ=1, 2, ..., 10 dB για μήκη ζεύξεων L=2 km και μέγιστη απόσβεση Amax>X.

Σχήμα 5.3

Μέσος συντελεστής συσχέτισης ρ των αποσβέσεων

δύο ζεύξεων μήκους 2 km για διάφορες τιμές κατωφλίων απόσβεσης

Φαίνεται ότι για μεγαλύτερες τιμές απόσβεσης ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει αρκετά μικρότερες τιμές, αφού για κατώφλιο 1dB η μικρότερη τιμή που λαμβάνει είναι περίπου 0.9 ενώ για 10 dB κατεβαίνει κάτω από το 0.3. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι στις ισχυρές βροχοπτώσεις οι αποσβέσεις που υφίστανται διαφορετικές ζεύξεις έχουν μικρή συσχέτιση, οπότε οι ζεύξεις δεν θα επιβαρύνονται το ίδιο. Ακόμα, φαίνεται ότι ο συντελεστής ρ μειώνεται απότομα από τις 0ο έως περίπου τις 100ο, μένει σχεδόν σταθερός σε μία ελάχιστη τιμή στο διάστημα 100ο – 260ο και στη συνέχεια αυξάνεται πάλι απότομα.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι σε ένα σύστημα διαφορικής λήψης στο οποίο οι δύο ραδιοδίαυλοι  σχηματίζουν γωνία θ από100ο έως 260ο  υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην υπερβαίνεται το επιτρεπτό κατώφλιο σε μία τουλάχιστον από τις δύο ζεύξεις.

### 5.2.2 Υπολογισμός του διαφορικού κέρδους

Όπως έχει ήδη οριστεί, το διαφορικό κέρδος για χρόνο διακοπής λειτουργίας p% δίνεται από τη σχέση

(5.2)

όπου AS η απόσβεση της ζεύξης αναφοράς και AD η απόσβεση σε σύστημα διαφορικής λήψης που δίνεται από τη σχέση

(5.3)

Για ίσα μήκη ζεύξεων, Α1 και Α2 είναι οι αποσβέσεις λόγω βροχής της κάθε ζεύξης. Στην γενική περίπτωση, όπου οι ζεύξεις έχουν διαφορετικό μήκος, Α1 είναι η απόσβεση λόγω βροχής της μικρότερης ζεύξης που λαμβάνεται ως ζεύξη αναφοράς, ενώ η απόσβεση Α2 εκτός από την απόσβεση  λόγω βροχής της δεύτερης ζεύξης περιλαμβάνει και τις απώλειες ελευθέρου χώρου (Free Space Loss) στο επιπλέον διάστημα μήκους L1-L2. Δηλαδή

(5.4)

(5.5)

Για το μοντέλο θεωρήθηκε ότι το διαφορικό κέρδος παρουσιάζει συμμετρία ως προς την γωνία των 180ο στην οποία παίρνει και τη μέγιστη τιμή του . Η τιμή αυτή έχει υπολογιστεί πειραματικά και δίνεται από πίνακες συναρτήσει.

Το διαφορικό κέρδος G(θ,p) υπολογίζεται συναρτήσει της γωνίας θ και  του ποσοστού του χρόνου διακοπής της λειτουργίας p% από τον τύπο

(5.6)

όπου η τιμή του κέρδους για 180ο και k(p) μία παράμετρος που εξαρτάται από το μήκος των ζεύξεων. Για ζεύξεις ίσου μήκους  L, ο εκθέτης k είναι μικρότερος για μικρές τιμές του L, ενώ για διαφορετικά μήκη ο εκθέτης k είναι μικρότερος για μεγαλύτερες τιμές του λόγου .

Οι τιμές για το και το k για διάφορες τιμές της διαθεσιμότητας (100-p%) και των μηκών L1 και L2 δίνονται στον Πίνακα 5.1. Από διάφορους συνδυασμούς των τιμών των μηκών προκύπτει ότι η παράμετρος G180 και συνεπώς και το κέρδος είναι μεγαλύτερο για λόγο μηκών  γιατί τότε το πλεονέκτημα από τη διαφορική λήψη υπερισχύει των απωλειών ελευθέρου χώρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για L1 = 3km και L2 = 2 km η παράμετρος G180 παίρνει την τιμή 2.2, ενώ για        L1 = L2 = 3 km η τιμή αυτή ανέρχεται στο 25.6.

Ορίζεται, ακόμα, η γωνία θcutoff που εκφράζει την γωνία γύρω από τις 180ο στην οποία η μείωση του διαφορικού κέρδους είναι μικρότερη από κάποιο ποσοστό δg της μέγιστης τιμής του. Η σχέση που τη δίνει είναι

(5.7)

### 5.2.3 Συμπεράσματα

Το μοντέλο αυτό προτείνει κάποια κριτήρια που καθορίζουν το αν θα ωφεληθεί τελικά το σύστημα από τη διαφορική λήψη.

Α) Υπό συνθήκες καθαρού ουρανού, οι δύο ζεύξεις θα πρέπει να υφίστανται την ίδια περίπου απόσβεση και γενικά θα πρέπει να υπάρχει LOS επαφή μεταξύ των σταθμών βάσης και του τερματικού.

Β) Ο σταθμοί βάσης θα πρέπει να βρίσκονται σε περίπου ίδια απόσταση από το τερματικό του χρήστη και όχι λιγότερο από 2 km. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει ο λόγος τους να είναι τουλάχιστον 0.75.

Γ) Η θέση των σταθμών βάσης θα πρέπει να είναι αντιδιαμετρική, δηλαδή να σχηματίζεται μεταξύ τους γωνία όσο των δυνατόν πλησιέστερα στις 180ο. Γενικά γωνία διαχωρισμού έως και 108ο δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

| L1 | L2 | Διαθεσιμότητα | G180 | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (km) | (km) | 100-p% | (dB) |  |
| 1 | 1 | 99.90 | 0.78 | 0.41 |
|  |  | 99.95 | 1.21 | 0.4 |
|  |  | 99.97 | 1.57 | 0.4 |
|  |  | 99.99 | 3.0 | 0.4 |
|  | 2 | 99.99 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 2 | 99.90 | 1.99 | 0.46 |
|  |  | 99.95 | 3.0 | 0.43 |
|  |  | 99.97 | 4.5 | 0.43 |
|  |  | 99.99 | 7.4 | 0.5 |
|  | 3 | 99.90 | 0.63 | 1.3 |
|  |  | 99.95 | 1.31 | 1.0 |
|  |  | 99.97 | 2.4 | 0.9 |
|  |  | 99.99 | 4.4 | 0.8 |
|  | 4 | 99.95 | 0.74 | 1.4 |
|  |  | 99.97 | 1.7 | 1.2 |
|  |  | 99.99 | 3.2 | 1.1 |
| 3 | 3 | 99.90 | 3.4 | 0.49 |
|  |  | 99.95 | 5.6 | 0.54 |
|  |  | 99.97 | 7.5 | 0.44 |
|  |  | 99.99 | 13.4 | 0.5 |
|  | 4 | 99.90 | 2.0 | 1.0 |
|  |  | 99.95 | 3.8 | 0.9 |
|  |  | 99.97 | 5.6 | 0.8 |
|  |  | 99.99 | 10.4 | 0.7 |
| 4 | 4 | 99.90 | 4.9 | 0.47 |
|  |  | 99.95 | 8.5 | 0.49 |
|  |  | 99.97 | 11.9 | 0.53 |
|  |  | 99.99 | 18.6 | 0.5 |

Πίνακας 5.1

Παράμετροι για το μοντέλο HBF

## 5.3 Εμπειρικό Μοντέλο COST 280

### 5.3.1  Παρουσίαση του μοντέλου

Το μοντέλο αυτό δημοσιεύτηκε από τους Usman, Willis και Watson τον Ιούλιο του 2002. Οι μετρήσεις για αυτό το μοντέλο πραγματοποιήθηκαν στο Hampshire της Νότιας Αγγλίας, περιοχή που ανήκει στο όριο των ζωνών E και F της ITU-R από το Σεπτέμβριο του 1987 έως το Δεκέμβριο του 1989. Χρησιμοποιήθηκε ένα ραντάρ Doppler στα 3 GHz με περιστρεφόμενη κεραία 25m. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 3199 σαρώσεις PPI (Plan Position Indicator) για γωνία ανύψωσης μέχρι και 50ο και οι μετρήσεις περιορίστηκαν σε ένα τμήμα από τα 20 έως τα 40 km όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.3.

Σχήμα 5.3

Το ραντάρ με το οποίο έγιναν οι μετρήσεις του μοντέλου COST 280

Όπως και στο μοντέλο HBF, προσδιορίστηκε ένας συντελεστής ανάκλασης Z και αντιστοιχήθηκε σε κάποια τιμή της έντασης βροχόπτωσης R σύμφωνα με τη σχέση

(5.8)

Οι μετρήσεις έγιναν στη συχνότητα των 42 GHz για δύο ραδιοδιαδρόμους με μήκη από 0 έως 9 km για όλες τις τιμές της γωνίας θ, δηλαδή από 0ο-360ο. Σε αυτήν τη συχνότητα και για κατακόρυφη πόλωση, η ειδική απόσβεση Ao υπολογίστηκε από τη σχέση

(5.9)

σύμφωνα με την κατανομή του μεγέθους των σταγόνων των Marshal – Palmer  για σχήμα σταγόνων RAL και Beard-Chuang.

### 5.2.2 Υπολογισμός του διαφορικού κέρδους και πλεονεκτήματος

Το μοντέλο αυτό υπολογίζει το διαφορικό κέρδος και το πλεονέκτημα από τις σχέσεις

(5.10)

(5.11)

Οι παραπάνω σχέσεις είναι ουσιαστικά το γινόμενο τριών παραγόντων, του κέρδους (Gsymmetric) ή του πλεονεκτήματος (Isummetric), αντίστοιχα, για ζεύξεις που έχουν το ίδιο μήκος, του παράγοντα μείωσης του κέρδους λόγω ασυμμετρίας των μηκών (h) και μιας τριγωνομετρικής συνάρτησης (S) του μισού της γωνίας διαχωρισμού θ. Οι παράγοντες αυτοί εξαρτώνται από τα μήκη των ζεύξεων Lref  (της ζεύξης αναφοράς) και Ldiv, τη γωνία διαχωρισμού θ και τη διαθεσιμότητα Av(%) ή ισοδύναμα το χρόνο διακοπής της λειτουργίας του συστήματος p(%).

Πιο αναλυτικά, για ζεύξεις του ίδιου μήκους (L1 = L2 = Lmax)  υπολογίστηκε ότι το κέρδος Gsymmetric εξαρτάται από το μήκος με μία σχέση της μορφής

(5.12)

όπου ag και bg παράμετροι που εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα Av(%) και δίνονται στον Πίνακα 5.2.

Το διαφορικό πλεονέκτημα σε αυτήν την περίπτωση  μπορεί να υπολογιστεί συναρτήσει του μήκους από τη σχέση

(5.13)

όπου ai και bi παράμετροι που εξαρτώνται από το χρόνο διακοπής p(%) και δίνονται στον Πίνακα 5.3.

Η ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει το κέρδος G για ζεύξεις του ίδιου μήκους είναι μηδέν. Το ίδιο ισχύει και όταν το μήκος τη ζεύξης αναφοράς είναι μικρότερο από αυτό της δεύτερης ζεύξης (Lref < Ldiv) καθώς στο μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου η μικρότερη ζεύξη υφίσταται λιγότερες αποσβέσεις. Όταν, όμως, ισχύει το αντίθετο (Lref > Ldiv) είναι δυνατό το κέρδος να παίρνει κάποια θετική ελάχιστη τιμή.

Ορίζεται ο παράγοντας μείωσης του κέρδους λόγω ασυμμετρίας των μηκών ως

(5.14)

όπου Lmax και Lmin  το μεγαλύτερο και το μικρότερο μήκος, αντίστοιχα, από τα L1 και L2 και το Gmin υπολογίζεται από τις οριακές τιμές των κατανομών των αποσβέσεων όπως ορίζονται στη σύσταση 530-9 της ITU-R. Στην πράξη, ισχύει μία σχέση της μορφής

(5.15)

όπου c και d παράμετροι που εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα Av(%) και δίνονται από τους Πίνακες 5.2 και 5.3 για το κέρδος και το πλεονέκτημα.

Τέλος, η τριγωνομετρική συνάρτηση S είναι της μορφής

(5.16)

όπου το x υπολογίζεται για το κέρδος και το πλεονέκτημα από τις αντίστοιχες σχέσεις

για  				       	        (5.17)

και

για 				                    (5.18)

| Διαθεσιμότητα | Παράμετροι για το κέρδος G |
| --- | --- |
| 100-p% | ag | bg | cg | dg |
| 99.00 | 0.123 | 1.366 | 0.907 | 2.852 |
| 99.50 | 0.218 | 1.308 | 0.946 | 2.976 |
| 99.70 | 0.342 | 1.259 | 0.969 | 2.761 |
| 99.90 | 0.648 | 1.173 | 0.971 | 2.821 |
| 99.95 | 0.810 | 1.165 | 0.930 | 2.347 |
| 99.97 | 1.132 | 1.169 | 0.905 | 2.316 |
| 99.99 | 2.041 | 1.077 | 1.000 | 2.270 |

Πίνακας 5.2

Παράμετροι για τον υπολογισμό του διαφορικού κέρδους του COST 280

| Χρόνος | Παράμετροι για το πλεονέκτημα I |
| --- | --- |
| Διακοπής p% | ai | bi | ci | di |
| 1.0 | 0.082 | 0.491 | 0.851 | 2.35 |
| 0.5 | 0.114 | 0.431 | 0.961 | 2.496 |
| 0.3 | 0.106 | 0.535 | 0.882 | 2.288 |
| 0.1 | 0.155 | 0.559 | 0.768 | 2.631 |
| 0.05 | 0.196 | 0.566 | 0.762 | 2.198 |
| 0.03 | 0.324 | 0.406 | 0.858 | 2.427 |

Πίνακας 5.3

Παράμετροι για τον υπολογισμό του διαφορικού πλεονεκτήματος του COST 280

# Κεφάλαιο 6                                                                  Αριθμητικά Αποτελέσματα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τον υπολογισμό της πιθανότητας υπέρβασης της απόσβεσης στην απλή και τη διαφορική λήψη, του κέρδους και του πλεονεκτήματος με βάση τις μεθόδους που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.

## 6.1 Γενικά

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύθηκαν διάφορες μέθοδοι υπολογισμού της επίδοσης της διαφορικής λήψης στα συστήματα LMDS. Ανάλογα με την ένταση του σημειακού ρυθμού βροχόπτωσης R, η βροχή προσεγγίζεται από το μοντέλο των συνεκτικών βροχοπυρήνων, για μεγάλες εντάσεις, ή της στρωσιγενούς βροχής, για μικρές. Στην πρώτη περίπτωση, ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει η υπό μελέτη περιοχή, επιλέγεται για την R και κατεπέκταση, για την απόσβεση Α η λογαριθμοκανονική, για ήπια κλίματα, ή η γάμμα κατανομή, για τροπικά και υποτροπικά κλίματα. Στην δεύτερη περίπτωση από τις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής καθορίζονται κάποιες βασικές παράμετροι του μοντέλου, με στοιχεία που λαμβάνονται από τους χάρτες βροχής της ITU-R (Παράρτημα Δ).

Ακόμα παρουσιάστηκαν δύο εμπειρικά μοντέλα που προσεγγίζουν με αρκετή ακρίβεια πειραματικά δεδομένα από συγκεκριμένες περιοχές, αλλά αδυνατούν να εφαρμοστούν σε γενικότερες περιπτώσεις.

Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποιες καμπύλες της πιθανότητας υπέρβασης, του κέρδους και του πλεονεκτήματος για διάφορες εφαρμογές των παραπάνω μοντέλων. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Εντούτοις, μπορεί να παρατηρηθεί η επίδραση διάφορων παραγόντων στην επίδοση του συστήματος.

Για τη λογαριθμοκανονική κατανομή, οι τιμές των παραμέτρων α και b που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ειδικής απόσβεσης δίνονται από τις σχέσεις 2.8 και 2.9 της Παραγράφου 2.4.2, ενώ οι παράμετροι Rm και Sr περιέχονται στον Πίνακα 3.1 της παραγράφου 3.2.1. Ακόμα, για τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης ρ, η παράμετρος G λήφθηκε ίση με 1.5.

Για τη γάμμα κατανομή, τα  α και b δίνονται από τον Πίνακα 2.2 της Παραγράφου 2.4.2, ενώ οι vR και βR περιέχονται στον Πίνακα 3.2 της παραγράφου 3.3.1. Για τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης ρ, η παράμετρος AS λήφθηκε ίση με 0.25.

Όλα τα αποτελέσματα προέκυψαν από αριθμητικούς υπολογισμούς που υλοποιήθηκαν στη γλώσσα προγραμματισμού C.

## 6.2 Πιθανότητα υπέρβασης για απλή λήψη

### 6.2.1 Εξάρτηση από το μήκος της ζεύξης

Αρχικά υπολογίστηκε η πιθανότητα υπέρβασης για στάθμες αποσβέσεων από 1 έως 30 dB για την περίπτωση απλής ζεύξης και για διάφορες τιμές του μήκους της ζεύξης  L (Σχήμα 6.1).

Σχήμα 6.1

Εξάρτηση της Πιθανότητας Υπέρβασης από το μήκος της ζεύξης

Όπως ήταν αναμενόμενο, στις ζεύξεις μεγαλύτερου μήκους η πιθανότητα διακοπής του συστήματος είναι μεγαλύτερη, αφού εκτός από τις αυξημένες απώλειες ελευθέρου χώρου, το μεταδιδόμενο σήμα δέχεται την αρνητική επίδραση της βροχής για μεγαλύτερη απόσταση. Ακόμα, παρατηρείται ότι οι τιμές της πιθανότητας που υπολογίζονται με τη γάμμα κατανομή είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της λογαριθμοκανονικής κατανομής. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές η μεγάλη ένταση και η παροξυσμική φύση της βροχής επιβαρύνουν περισσότερο τη ζεύξη με αποσβέσεις.

### 6.2.2 Εξάρτηση από τη συχνότητα λειτουργίας του συστήματος

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η πιθανότητα υπέρβασης για τρεις διαφορετικές συχνότητες, για λογαριθμοκανονική και γάμμα κατανομή στην κλιματική ζώνη Κ.

Σχήμα 6.2

Εξάρτηση της Πιθανότητας Υπέρβασης από  τη συχνότητα λειτουργίας

Η συχνότητα συμμετέχει στον υπολογισμό της ειδική απόσβεσης του συστήματος καθώς από αυτήν εξαρτώνται οι παράμετροι α και b της σχέσης 									          (6.1)

Παρατηρείται ότι οι μεγαλύτερες συχνότητες είναι πιο ευαίσθητες στην επίδραση της βροχής καθώς για τις μεγαλύτερες συχνότητες το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου σήματος είναι πιο κοντά στο μέγεθος των υδρομετεωριτών.

### 6.2.3 Εξάρτηση από την πόλωση

Ένας δεύτερος παράγοντας που καθορίζει τις παραμέτρους α και b και κατά συνέπεια υπεισέρχεται στον υπολογισμό της ειδικής απόσβεσης Αο είναι η πόλωση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.

Σχήμα 6.3

Εξάρτηση της Πιθανότητας Υπέρβασης από  την πόλωση

Στην οριζόντια πόλωση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.3, η πιθανότητα υπέρβασης κάποιας στάθμης απόσβεσης του συστήματος είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή της κατακόρυφης πόλωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση της λογαριθμοκανονικής κατανομής για στάθμη απόσβεσης 15 dB η πιθανότητα υπέρβασης για την οριζόντια πόλωση είναι 1.6 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη πιθανότητα στην κατακόρυφη πόλωση. Οι αντίστοιχοι χρόνοι υπέρβασης είναι 77 λεπτά τον χρόνο για οριζόντια και 48.5 λεπτά τον χρόνο για κατακόρυφη πόλωση. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο σχήμα των σταγόνων που δεν είναι σφαιρικό αλλά πεπλατυσμένο σφαιροειδές με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται περισσότερο τα οριζόντια πολωμένα μικροκύματα.

### 6.2.4 Εξάρτηση από την κλιματική ζώνη

Οι κλιματικές συνθήκες και κατά συνέπεια και η συχνότητα και η ένταση των βροχοπτώσεων εξαρτώνται από τη γεωγραφική τοποθεσία του συστήματος. Ανάλογα, λοιπόν με την περιοχή, καθορίζονται οι στατιστικές παράμετροι της κατανομής της R, δηλαδή οι Rm  και Sr στη λογαριθμοκανονική κατανομή  και οι  vR  και  βR στη γάμμα.

Στο Σχήμα 6.4, έχει υπολογιστεί η πιθανότητα υπέρβασης με τη λογαριθμοκανονική κατανομή, για τις κλιματικές ζώνες K, L και Ε όπου οι κλιματικές συνθήκες είναι ήπιες. Για τροπικά κλίματα (ζώνες P, Q) και υποτροπικά (ζώνες Μ, Ν) έχει χρησιμοποιηθεί η γάμμα κατανομή και τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 6.5. Μία γενική παρατήρηση είναι ότι η πιθανότητα υπέρβασης στην πρώτη περίπτωση είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με τη δεύτερη. Οι πιθανότητες υπέρβασης στις ήπιες, κλιματικά, περιοχές κυμαίνονται περίπου στο διάστημα 10-2-10-5, ενώ για τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας (συχνότητα, πόλωση, μήκος ζεύξης) στις τροπικές περιοχές οι πιθανότητες αυτές ανέρχονται στο διάστημα 10-1-10-3. Στις υποτροπικές περιοχές επικρατεί μία ενδιάμεση κατάσταση (διάστημα 10-2-10-4).

Σχήμα 6.4

Εξάρτηση της Πιθανότητας Υπέρβασης από  την κλιματική ζώνη.

Λογαριθμοκανονική κατανομή

Σχήμα 6.5

Εξάρτηση της Πιθανότητας Υπέρβασης από  την κλιματική ζώνη.

Γάμμα κατανομή

## 6.3 Πιθανότητα υπέρβασης  για διαφορική λήψη

Η πιθανότητα υπέρβασης για τη διαφορική λήψη εξαρτάται καταρχήν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την απλή λήψη, δηλαδή από το μήκος των ζεύξεων, την συχνότητα, την πόλωση και τις κλιματικές ζώνες. Από αυτούς θα παρατεθούν καμπύλες για την επίδραση της κλιματικής ζώνης. Επιπλέον, έχει μεγάλη σημασία και η γωνία διαχωρισμού, δηλαδή η γωνία που σχηματίζουν τα δύο ραδιοβήματα.

### 6.3.1 Εξάρτηση από την κλιματική ζώνη

Όπως και πριν, παρατηρείται ότι στις τροπικές περιοχές το σύστημα είναι πιο επιβαρημένο από τις αποσβέσεις λόγω βροχής.

Σχήμα 6.6

Εξάρτηση από  την κλιματική ζώνη της πιθανότητας υπέρβασης

Λογαριθμοκανονική κατανομή

Σχήμα 6.7

Εξάρτηση από  την κλιματική ζώνη της πιθανότητας υπέρβασης

Γάμμα κατανομή

Στον Πίνακα 6.1 δίνονται ενδεικτικά οι πιθανότητες υπέρβασης για την στάθμη απόσβεσης των 12dB.

| Κλιματική Ζώνη | Απλή Λήψη | Διαφορική Λήψη |
| --- | --- | --- |
| K | 3,21(10-5 | 1,64(10-5 |
| L | 7,51(10-5 | 4,19(10-5 |
| E | 8,60(10-6 | 4,13(10-6 |
| M | 2,47(10-4 | 1,64(10-4 |
| P | 1,85(10-3 | 1,22(10-3 |
| Q | 1,82(10-3 | 1,22(10-3 |

Πίνακας 6.1

Πιθανότητες υπέρβασης για στάθμη απόσβεσης 12 dB

### 6.3.2 Εξάρτηση από τη γωνία διαχωρισμού

Η γωνία διαχωρισμού παίζει σημαντικό ρόλο στη διαφορική λήψη γιατί αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του συντελεστή συσχέτισης των αποσβέσεων ων δύο ζεύξεων. Όσο πιο μικρή είναι η γωνία αυτή ο συντελεστής αυτός τείνει στη μονάδα, καθώς τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα να βρίσκονται και οι δυο ζεύξεις μέσα στην περιοχή του βροχοπυρήνα. Για γωνία ίση με 180ο οι δύο ζεύξεις είναι τοποθετημένες αντιδιαμετρικά και  είναι πιο πιθανό, ένα τουλάχιστον μέρος της μίας ζεύξης να μην επιβαρύνεται από τη βροχή. Τότε ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει την ελάχιστη τιμή του. Για γωνίες άνω των 180ο ο συντελεστής πάλι μεγαλώνει.

Από το Σχήμα 6.8 φαίνεται ότι η πιθανότητα υπέρβασης για τη λογαριθμοκανονική κατανομή μειώνεται όσο μεγαλώνει η γωνία και ελαχιστοποιείται στις 180ο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της γάμμα κατανομής (Σχήμα 6.9).

Σχήμα 6.8

Εξάρτηση της Πιθανότητας Υπέρβασης διαφορικής λήψης

από τη γωνία διαχωρισμού φ των ζεύξεων για τη λογαριθμοκανονική κατανομή

Σχήμα 6.9

Εξάρτηση της Πιθανότητας Υπέρβασης διαφορικής λήψης

από τη γωνία διαχωρισμού φ των ζεύξεων για τη για τη Γάμμα Κατανομή

## 6.4 Διαφορικό κέρδος και πλεονέκτημα

Η επίδοση της διαφορικής λήψης γίνεται πιο αντιληπτή από τις καμπύλες του διαφορικού κέρδους και του πλεονεκτήματος. Τα μεγέθη  αυτά δίνονται συναρτήσει της γωνίας διαχωρισμού φ και παρουσιάζουν μέγιστη τιμή στη γωνία των 180ο και συμμετρία ως προς αυτή.

### 6.4.1 Επίδοση για διαφορετικά μήκη ζεύξεων

Παρατηρείται ότι για μεγαλύτερα μήκη ζεύξεων αυξάνεται το διαφορικό κέρδος του συστήματος. Αυτό συμβαίνει επειδή όσο μεγαλύτερες είναι οι ζεύξεις, τόσο πιο πιθανό είναι η μία από τις δύο να έχει ένα μεγάλο τμήμα της εκτός του βροχοπυρήνα.

Σχήμα 6.10

Διαφορικό Κέρδος για διάφορα μήκη ζεύξεων με L1 = L2

### 6.4.2 Επίδοση για διαφορετικές διαθεσιμότητες

Η επιθυμητή διαθεσιμότητα του συστήματος είναι καθοριστική για το κέρδος και το πλεονέκτημα. Για μικρές απαιτήσεις στη διαθεσιμότητα (Av) που ισοδυναμούν με σχετικά μεγάλους επιτρεπτούς χρόνους μη λειτουργίας του συστήματος (p) το κέρδος παίρνει μικρές τιμές. Αυτό είναι λογικό διότι εφόσον ισχύει ότι

(6.2)

ένας μεγάλος χρόνος μη λειτουργίας σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να ανεχτεί μία μεγάλη πιθανότητα υπέρβασης της απόσβεσης και δεν είναι απαραίτητη η διαφορική λήψη. Αντίθετα για μεγάλες διαθεσιμότητες (πχ 99.999%), πρέπει η πιθανότητα υπέρβασης του συστήματος να είναι πολύ μικρή και η διαφορική λήψη είναι απαραίτητη. Αυτά τα συμπεράσματα φαίνονται στα Σχήματα 6.11 έως και 6.14 που αφορούν το διαφορικό κέρδος και πλεονέκτημα για λογαριθμοκανονική και γάμμα κατανομή.

Σχήμα 6.11

Διαφορικό Κέρδος συναρτήσει της γωνίας διαχωρισμού φ

για διάφορες τιμές διαθεσιμότητας

Σχήμα 6.12

Διαφορικό Πλεονέκτημα συναρτήσει της γωνίας διαχωρισμού φ

για διάφορες τιμές διαθεσιμότητας

Για τη γάμμα κατανομή το κέρδος παίρνει μικρότερες τιμές. Ένας λόγος, βέβαια, είναι ότι οι υπολογισμοί έγιναν για την κλιματική ζώνη Q που αντιστοιχεί σε τροπικές περιοχές. Οι μεγάλες εντάσεις βροχόπτωσης αυξάνουν τις αποσβέσεις. Εντούτοις,  η διαφορική λήψη βελτιώνει αισθητά την απόδοση του συστήματος.

Σχήμα 6.13

Διαφορικό Κέρδος συναρτήσει της γωνίας διαχωρισμού φ

για διάφορες τιμές διαθεσιμότητας

Σχήμα 6.14

Διαφορικό Πλεονέκτημα συναρτήσει της γωνίας διαχωρισμού φ

για διάφορες τιμές διαθεσιμότητας

## 6.5  Στρωσιγενής βροχή

Στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής σε ορισμένες πόλεις του κόσμου. Από τις γεωγραφικές συντεταγμένες αυτών των περιοχών και με την βοήθεια των χαρτών βροχής (Παράρτημα Δ) υπολογίστηκαν οι παράμετροι  Rm, Sr και Po. Οι τιμές συγκεντρώθηκαν στον Πίνακα 6.2.

| Πόλεις | Rm | Sr | Po |
| --- | --- | --- | --- |
| Μιλάνο | 0.1275 | 1.3726 | 0.0514 |
| Παρίσι | 0.1851 | 1.2078 | 0.0572 |
| Λονδίνο | 0.1512 | 1.2338 | 0.0465 |
| Βραζιλία | 0.1470 | 1.7234 | 0.0985 |
| Νέο Δελχί | 0.0091 | 2.3388 | 0.0222 |
| Χονγκ Κονγκ | 0,1109 | 1,7810 | 0,0820 |
| Μαϊάμι | 0,0344 | 2,1816 | 0,0433 |
| Αθήνα | 0,0315 | 1,6877 | 0,0221 |
| Ιωάννινα | 0,1112 | 1,3984 | 0,0459 |
| Θεσσαλονίκη | 0,0678 | 1,4904 | 0,0317 |
| Ρόδος | 0,0254 | 1,8274 | 0,0232 |
| Αλεξανδρούπολη | 0,0668 | 1,5157 | 0,0328 |
| Βόλος | 0.0627 | 1.4872 | 0.0291 |
| Hampshire | 0.2068 | 1.1840 | 0.0631 |
| Μόντρεαλ | 0.2282 | 1.2385 | 0.0837 |

Πίνακας 6.2

Παράμετροι που υπολογίστηκαν από τους χάρτες βροχής

Ακολουθούν καμπύλες της πιθανότητας υπέρβασης για διαφορική λήψη, καθώς και για το κέρδος και το πλεονέκτημα για τις παραπάνω περιοχές.

Σχήμα 6.15

Πιθανότητα Υπέρβασης για ορισμένες πόλεις του κόσμου με το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής (α)

Σχήμα 6.16

Πιθανότητα Υπέρβασης για ορισμένες πόλεις του κόσμου

με το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής (β)

Σχήμα 6.17

Πιθανότητα Υπέρβασης για ορισμένες πόλεις της Ευρώπης

με το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής

Στην περίπτωση της Ελλάδας, στα Σχήματα 6.18 και 6.19, έχει σχεδιαστεί και η καμπύλη της πιθανότητας υπέρβασης για τη λογαριθμοκανονική κατανομή για την κλιματική ζώνη Κ. Παρατηρούμε ότι το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής δίνει χαμηλότερες τιμές της πιθανότητας. Αυτό είναι λογικό αφού για χαμηλότερη ένταση βροχόπτωσης το σύστημα έχει μικρότερο χρόνο διακοπής της λειτουργίας του. Ακόμα αυτό το μοντέλο δίνει πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα για κάθε περιοχή, ενώ οι κλιματικές ζώνες είναι αρκετά γενικευμένες.

Σχήμα 6.18

Πιθανότητα Υπέρβασης για ορισμένες πόλεις της Ελλάδας

με το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής (α)

Σχήμα 6.19

Πιθανότητα Υπέρβασης για ορισμένες πόλεις της Ελλάδας

με το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής (β)

Σχήμα 6.20

Διαφορικό Κέρδος για ορισμένες πόλεις του κόσμου

με το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής για διαθεσιμότητα 99.00%

Σχήμα 6.21

Διαφορικό Κέρδος για ορισμένες πόλεις του κόσμου

με το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής για διαθεσιμότητα 99.99%

Παρατηρείται ότι για μεγάλη διαθεσιμότητα (99.99%) το διαφορικό κέρδος παίρνει πολύ μεγάλες τιμές για ορισμένες πόλεις (Σχήμα 6.21). Συγκεκριμένα πρόκειται για το Μαϊάμι, τη Βραζιλία και το Χονγκ Κονγκ, δηλαδή πόλεις που δέχονται βροχοπτώσεις μεγάλων εντάσεων. Σε αυτές τις περιοχές το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής είναι λογικό να δίνει τιμές πάνω από τις πραγματικές, ειδικά σε μικρές πιθανότητες υπέρβασης (δηλαδή μικρά ποσοστά του χρόνου στα οποία το σύστημα δεν λειτουργεί) στις οποίες στατιστικά κυριαρχεί το φαινόμενο των συνεκτικών βροχοπυρήνων. Το κέρδος αυτό φαίνεται και από τις καμπύλες της πιθανότητας υπέρβασης στα Σχήματα 6.15 και 6.16, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα 99.00 % αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης 10-2, ενώ η 99.99% σε πιθανότητα   10-4. Ενδεικτικά, έχει σημειωθεί στο Σχήμα 6.15 η διαφορά των κατωφλίων αποσβέσεων για πιθανότητα υπέρβασης 10-4, που αντιστοιχεί στην τιμή του κέρδους για γωνία 120ο και διαθεσιμότητα 99.99%, που φαίνεται στο Σχήμα 2.21.

Αντίστοιχα, στις πόλεις της Ελλάδας όπου εφαρμόστηκε και η λογαριθμοκανονική κατανομή για τη ζώνη Κ (Σχήμα 6.22), παρατηρείται ότι μεγαλύτερο κέρδος έχουν τα Ιωάννινα που είναι από τις πιο βροχερές περιοχές της χώρας και μικρότερο η Αθήνα. Η λογαριθμοκανονική κατανομή δίνει μία μέση τιμή για το κέρδος σε αυτήν την περίπτωση.

Κάτι που πρέπει να αναφερθεί για το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής είναι ότι ενδεχόμενα σφάλματα στα αποτελέσματα να οφείλονται στον υπολογισμό της πιθανότητας Po που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς. Η σχέση 4.10 που προτάθηκε από τον Σ. Βεντούρα για την περίπτωση της στρωσιγενούς βροχής στα δορυφορικά συστήματα διαφορικής λήψης δεν έχει επαληθευτεί ότι ισχύει και στα συστήματα  LMDS.

Σχήμα 6.22

Διαφορικό Κέρδος για ορισμένες πόλεις της Ελλάδας

με το μοντέλο της στρωσιγενούς βροχής για διαθεσιμότητα 99,00%

## 6.6  Εμπειρικά Μοντέλα

### 6.6.1 Μοντέλο HBF

Το μοντέλο HBF υπολογίζει το διαφορικό κέρδος για την περιοχή του Μόντρεαλ, στον Καναδά, για συχνότητα 30 GHz και κατακόρυφη πόλωση. Στα Σχήματα 6.23 και 6.24 παρουσιάζονται κάποιες καμπύλες του κέρδους για διάφορες τιμές της διαθεσιμότητας και γίνεται σύγκριση με τα αποτελέσματα της λογαριθμοκανονικής κατανομής για εκείνη την περιοχή. Οι παράμετροι Rm και Sr υπολογίστηκαν από τους χάρτες βροχής και οι τιμές τους για την περιοχή του Μόντρεαλ περιέχονται στον Πίνακα 6.2.

Στην περίπτωση ίσων μηκών ζεύξεων (L1 = L2 = 2km) το μοντέλο HFB δίνει αρκετά μεγαλύτερες  τιμές του κέρδους από τη λογαριθμοκανονική κατανομή, ειδικά για μεγάλες τιμές της διαθεσιμότητας (Σχήμα 6.23). Στο Σχήμα 6.24, για διαφορετικά μήκη ζεύξεων (L1 = 2km, L2 = 3km) τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά.

Σχήμα 6.23

Διαφορικό Κέρδος για διάφορες τιμές διαθεσιμότητας, για ζεύξεις ίσου μήκους

Σχήμα 6.24

Διαφορικό Κέρδος για διάφορες τιμές διαθεσιμότητας,

για ζεύξεις άνισου μήκους

### 6.6.2 Μοντέλο COST 280

Το μοντέλο COST 280 υπολογίζει το διαφορικό κέρδος και το πλεονέκτημα για την περιοχή του Hampshire, στη Μεγάλη Βρετανία, για συχνότητα 42 GHz και κατακόρυφη πόλωση. Στα Σχήματα 6.25 και 6.26 παρουσιάζονται κάποιες καμπύλες του κέρδους για διάφορες τιμές της διαθεσιμότητας και γίνεται σύγκριση με τα αποτελέσματα της λογαριθμοκανονικής κατανομής για εκείνη την περιοχή (κλιματική ζώνη F). Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων για το κέρδος σχεδόν ταυτίζονται. Αυτό δείχνει ότι η περιοχή του Hampshire είναι αντιπροσωπευτική για την κλιματική ζώνη F και οι παράμετροι που χρησιμοποιεί το μοντέλο του COST είναι πολύ κοντά σε αυτές της ITU-R.

Σχήμα 6.26

Διαφορικό Κέρδος από το Μοντέλο COST 280 και τη λογαριθμοκανονική κατανομή για διάφορες τιμές διαθεσιμότητας, για ζεύξεις μήκους L1 = L2 = 2km

Σχήμα 6.27

Διαφορικό Πλεονέκτημα από το Μοντέλο COST 280 και τη λογαριθμοκανονική κατανομή για διάφορες τιμές διαθεσιμότητας, για ζεύξεις μήκους L1 = L2 = 2km

## 6.7  Αριθμητικό παράδειγμα για την περιοχή των Ιωαννίνων

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν η μελέτη της διπλής διαφορικής λήψης ως τεχνική άμβλυνσης των αποσβέσεων που εισάγονται στο σύστημα λόγω της βροχής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορική λήψη απαιτεί τη δέσμευση δύο σταθμών βάσης για την λειτουργία μίας κυψέλης, θα πρέπει να αποφασιστεί αν η βελτίωση της επίδοσης του συστήματος χάρη στη διαφορική λήψη δικαιολογεί το μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας. Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, θα ακολουθήσει ένα αριθμητικό παράδειγμα.

Θα μελετηθεί ένα σύστημα LMDS που λειτουργεί στη συχνότητα των 25GHz,στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η έντασης της βροχής υποτίθεται ότι ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή και οι παράμετροι Rm και Sr προσδιορίστηκαν από τους χάρτες βροχής με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής (39.7o B, 20.8o A) (Πίνακας 6.2). Το μήκος της απλής ζεύξης τέθηκε L1 = 3km και θα εξεταστεί η περίπτωση διαφορικής λήψης για τρεις τιμές  της απόστασης L2 του δεύτερου σταθμού, για 2,3 και 4 km. Η πιθανότητα υπέρβασης δίνεται στο Σχήμα 6.27.

Σχήμα 6.27

Πιθανότητα υπέρβασης για διαφορετικά μήκη ζεύξεων, για την περιοχή των Ιωαννίνων

Στον Πίνακα 6.3 δίνονται οι πιθανότητες υπέρβασης που προκύπτουν από το Σχήμα 6.27 για συγκεκριμένες στάθμες απόσβεσης για τα τρία σενάρια της διαφορικής λήψης. Εύκολα διαπιστώνεται ότι η διαφορική λήψη εγγυάται πιθανότητα υπέρβασης μέχρι και 11 φορές μικρότερη σε σχέση με αυτή της απλής λήψης.

| Στάθμη απόσβεσης | Πιθανότητα Υπέρβασης (10-5 |
| --- | --- |
|  | Απλή Λήψη L1 = 3km | Διαφορική Λήψη |
|  |  | L2 = 2km | L2 = 3km | L2 = 4km |
| 5 dB | 17.1 | 2.37 | 3.56 | 4.31 |
| 10 dB | 2.21 | 0.230 | 0.346 | 0.414 |
| 15 dB | 0.597 | 0.0522 | 0.0784 | 0.0927 |

Πίνακας 6.3

Πιθανότητες υπέρβασης για συγκεκριμένα κατώφλια απόσβεσης

Στον Πίνακα 6.4 παρέχονται οι στάθμες απόσβεσης για διάφορες τιμές της πιθανότητας υπέρβασης, όπως προέκυψαν από το Σχήμα 6.27. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι πιθανότητα υπέρβασης 10-4 αντιστοιχεί σε ποσοστό                        100(10-4= 0,01% του χρόνου διακοπής, ή ισοδύναμα σε διαθεσιμότητα 99.99%. Είναι φανερό ότι για μικρές πιθανότητες υπέρβασης, το σύστημα απλής λήψης έχει πολύ υψηλό κατώφλιο αποσβέσεων, που αντιστοιχεί σε μεγάλο ρυθμό λαθών BER. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαφορική λήψη είναι απαραίτητη.

| Πιθανότητες Υπέρβασης | Στάθμες απόσβεσης (dB) |
| --- | --- |
|  | Απλή Λήψη L1 = 3km | Διαφορική Λήψη |
|  |  | L2 = 2km | L2 = 3km | L2 = 4km |
| 10-4 | 6 | 3 | 3.5 | 4 |
| 10-5 | 13 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| 10-6 | 25 | 12.5 | 14 | 15 |

Πίνακας 6.4

Κατώφλια απόσβεσης για συγκεκριμένες πιθανότητες υπέρβασης

Ο παραπάνω πίνακας, ουσιαστικά υπολογίζει το κέρδος της διαφορικής λήψης για γωνία διαχωρισμού φ ίση με120ο. Στο Σχήμα 6.28 αναπαρίσταται γραφικά το κέρδος συναρτήσει της γωνίας φ για διαθεσιμότητες 99.90% και 99.999%, που αντιστοιχούν σε πιθανότητες υπέρβασης  10-3 και 10-5.

Σχήμα 6.28

Διαφορικό κέρδος για διαφορετικά μήκη ζεύξεων και διαθεσιμότητες 99.90% και 99.999%, για την περιοχή των  Ιωαννίνων

Πάλι, προκύπτει ότι όσο πιο αυστηρές είναι οι προδιαγραφές του συστήματος, τόσο πιο μεγάλο είναι το κέρδος από τη διαφορική λήψη. Δεδομένου ότι η ανάγκη για υψηλή ποιότητα υπηρεσίας γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική, η διαφορική λήψη αποτελεί μία τεχνική συχνά απαραίτητη στα ασύρματα συστήματα, ακόμα και σε περιοχές με ήπιες, σχετικά, κλιματικές συνθήκες.

# Παράρτημα Α                               Λογαριθμοκανονική Κατανομή

## Α.1 Μονοδιάστατη

Έστω η μεταβλητή Χ η οποία ακολουθεί την λογαριθμοκανονική κατανομή με παραμέτρους και  (μεσαία τιμή και τυπική απόκλιση της κανονικής τυχαίας μεταβλητής  αντίστοιχα). Η συνάρτηση πυκνότητας της πιθανότητας δίνεται από τον τύπο [1]

(A.1)

Η μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής όπου k πραγματικός αριθμός είναι [2]

(A.2)

Οι παράμετροι  και  μπορεί να εφαρμοστούν συναρτήσει της μέσης τιμής  και της τυπικής απόκλισης της τυχαίας μεταβλητής Χ βάσει των παρακάτω τύπων [2]

(A.3)

(Α.4)

Ολοκληρώνοντας τη σχέση τύπο (Α.1) και χρησιμοποιώντας τον ορισμό της συμπληρωματικής συνάρτησης σφάλματος erfc() [3] έχουμε

(A.5)

Οι τιμές της συμπληρωματικής συνάρτησης σφάλματος erf() όσο και της αντίστροφης της erfc-1( ) υπολογίζονται αριθμητικά [3]. Για την πληρότητα του κειμένου παρουσιάζονται αναλυτικά οι ορισμοί της  συνάρτησης σφάλματος erf() και της συμπληρωματικής της erfc() καθώς  και ορισμένες βασικές ιδιότητες

(Α.6)

(Α.7)

(Α.8)

(Α.9)

(Α.10)

(Α.11)

όταν x1<x2                                                           (Α.12)

## Α.2 Δισδιάστατη

Έστω δύο μεταβλητές X1 και Χ2 που ακολουθούν ξεχωριστά τη λογαριθμοκανονική κατανομή με παραμέτρους και  και με συντελεστή συσχέτισης  μεταξύ τους. Ορίζονται οι ανηγμένες  μεταβλητές  και  ως

(A.13)

Οι μεταβλητές αυτές ακολουθούν χωριστά την κανονική κατανομή με μέση τιμή μηδέν και τυπική απόκλιση ένα [1]. Εάνείναι ο συντελεστής συσχέτισης των  και , η από κοινού κατανομή των  και  μπορεί να υποτεθεί ότι είναι κανονική και έχει την ακόλουθη μορφή [1]

(A.14)

Από τον παραπάνω τύπο υπολογίζεται η κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των X1 και Χ2 [1]. Χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό (Α-13) προκύπτει η αθροιστική πιθανότητα υπέρβασης της τιμής

(Α.15)

Βάσει του θεωρήματος Bayes ισχύει

(A.16)

όπου

(Α.17)

και

(Α.18)

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (Α.16), (Α.17) και (Α.18) στην (Α.15) προκύπτει, τελικά, η πιθανότητα

(Α.19)

## Α.3 Λογαριθμικός Συντελεστής Συσχέτισης

Έστω δυο τυχαίες μεταβλητές  που ακολουθούν τη λογαριθμοκανονική κατανομή με παραμέτρους (μέση τιμή) και (τυπική απόκλιση) και αντίστοιχα . Επιπλέον  είναι ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Προφανώς οι μεταβλητές και ακολουθούν την κανονική κατανομή με παραμέτρους  και  αντίστοιχα και συντελεστή συσχέτισης , ο οποίος θα ονομαστεί λογαριθμικός συντελεστής συσχέτισης. Από τους ορισμούς των ροπών της παραγράφου Α.1 προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις

(i=1,2)                                                            (A.20)

Ο συντελεστής συσχέτισης ορίζεται ως  [3]

(A.21)

Η προσδοκητή τιμή του γινομένου δύο τυχαίων μεταβλητών  μπορεί να υπολογιστεί

(Α.22)

όπου  είναι η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας που εκφράζεται συναρτήσει των παραμέτρων , και . Μετά από απλές αλγεβρικές πράξεις η παραπάνω σχέση απλοποιείται

(Α.23)

Αντικαθιστώντας  τις σχέσεις  (Α.31) και (Α.28) στην (Α.29) προκύπτει                                                                            (Α.24)

Τέλος, η τελική  σχέση για τον λογαριθμικό συντελεστή συσχέτισης εξάγεται από την επίλύση της σχέσης Α.24 ως προς

(Α.25)

# Παράρτημα Β                                              Γάμμα Κατανομή

## Β.1 Μονοδιάστατη

Έστω η μεταβλητή Χ η οποία ακολουθεί τη γάμμα κατανομή με παραμέτρους  και . Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δίνεται από τον τύπο [1]

(B.1)

όπου η συνάρτηση γάμμα που ορίζεται από την σχέση [3]

(B.2)

H μέση τιμή της μεταβλητής  όπου k θετικός πραγματικός αριθμός είναι [2]

(B.3)

Οι παράμετροι  και  μπορούν να εκφραστούν συναρτήσει της μέσης τιμής () και της τυπικής απόκλισης () της X  βάσει των παρακάτω τύπων [2]

(B.4)

(B.5)

Για την πιθανότητα υπέρβασης της τιμής x ισχύει

(Β.6)

οπότε από τον τύπο (Β.1) ολοκληρώνοντας σύμφωνα με τον ορισμό της ατελούς συνάρτηση γ(…) [3], προκύπτει, τελικά

(Β.7)

Τέλος παρατίθενται κάποιες χρήσιμες σχέσεις που αναφέρονται στη γάμμα κατανομή

(Β.8)

(Β.9)

(Β.10)

## Β.2 Διδιάστατη

Έστω δύο μεταβλητές  και  οι οποίες ακολουθούν τη γάμμα κατανομή η κάθε μια χωριστά με παραμέτρους και αντίστοιχα με συντελεστή συσχέτισης . Για όλες τις συνήθεις περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, οι αριθμητικές τιμές των  διαφέρουν ελάχιστα και συνεπώς μπορούμε να θεωρηθεί ότι ισχύει

(Β.11)

Η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των και είναι

(Β.12)

όπου  και  είναι οι στοχαστικές μεταβλητές που ακολουθούν τη γάμμα κατανομή με παραμέτρους  και , αντίστοιχα, και

(Β.13)

Η από κοινού πιθανότητα υπέρβασης δυο σταθμών  και  μπορεί να υπολογιστεί        (Β.14)

# Παράρτημα Γ                                          Υπολογισμός Παραμέτρων που Αφορούν τη Χωρική Δομή του Μέσου Βροχόπτωσης

## Γ.1 Υπολογισμός του Η1

Η παράμετρος Η1 προσδιορίζεται με διπλή ολοκλήρωση του σημειακού συντελεστή αυτοσυσχέτισης  κατά μήκος της διαδρομής, που αφορά την προβολή του κεκλιμένου ραδιοδρόμου μήκους , δηλαδή

(Γ.1)

Έξαλλου ο συντελεστής  εξαρτάται μόνο από την απόσταση

(Γ.2)

και επομένως

(Γ.3)

Από τις (Γ.1) και (Γ.3) προκύπτει

(Γ.4)

Αν τεθεί

(Γ.5)

(Γ.6)

Με αλλαγή μεταβλητών η (Γ.4) γράφεται

(Γ.7)

που δίνει

(Γ.8)

### Γ.1.1  Μοντέλο Lin

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο συντελεστής  εκφράζεται από τη μεταβλητή x με βάση τη σχέση

όταν                                                                                 (Γ.9)

όπου είναι μια σταθερά που αντιστοιχεί στην μέγιστη διάσταση του βροχοπυρήνα.

Για μήκη μεγαλύτερα της μέγιστης διάστασης του βροχοπυρήνα ισχύει

όταν                                                                              (Γ.10)

Συνεπώς η (Γ.8) για  γράφεται

(Γ.11)

### Γ.1.2 Μοντέλο Morita-Higuti

Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής  εκφράζεται από την μεταβλητή x σύμφωνα με τη σχέση

όταν                                                                        (Γ.12)

και

όταν                                                                      (Γ.13)

Συνεπώς  η (Γ.8) για  γίνεται

(Γ.14)

## Γ.2 Υπολογισμός του Η12 τεμνόμενων ραδιοβημάτων

Η γενική σχέση υπολογισμού του H12 εκφράζει  διπλή ολοκλήρωση του σημειακού συντελεστή συσχέτισης, σύμφωνα με την σχέση

(Γ.15)

Το  εξαρτάται από την απόσταση των δύο σημείων στις προβολές των δύο ραδιοδιαδρόμων. Αν υποτεθεί ότι οι δύο επίγειες διαδρομές σχηματίζουν γωνία  και ότι τα δύο σημεία απέχουν αποστάσεις  και από την αρχή η απόσταση μεταξύ τους είναι  (Σχήμα Γ.1)

(Γ.16)

Σχήμα  Γ.1

Γεωμετρία Υπολογισμού της παραμέτρου Η12 τεμνόμενων ραδιοβημάτων

### Γ.2.1  Μοντέλο Lin

Ο συντελεστής συσχέτισης σε αυτή την περίπτωση δίνεται

(Γ.17)

Οπότε η έκφραση  (Γ.15) γίνεται

(Γ.18)

### Γ.2.1  Μοντέλο Morita-Higuti

Ο συντελεστής συσχέτισης σε αυτή την περίπτωση δίνεται

(Γ.19)

Οπότε η έκφραση  (Γ.15) γίνεται και  εδώ

(Γ.20)

# Παράρτημα Δ                                   Χαρακτηριστικά Ατμοσφαιρικών Κατακρημνίσεων για τη Μοντελοποίηση Προβλημάτων Διάδοσης

## Δ.1 Χάρτες Βροχής (Rainmaps)

O διεθνής τηλεπικοινωνιακός οργανισμός ITU-R πολύ πρόσφατα πρότεινε ένα μοντέλο για να μπορεί να παράγει κανείς το ρυθμό βροχόπτωσης που υπερβαίνεται για ένα δεδομένο ποσοστό του συνολικού χρόνου για μια δεδομένη τοποθεσία [ITU-R, P.837-3]. Ως εκ τούτου προτάθηκαν οι λεγόμενοι χάρτες βροχής (rainmaps), στους οποίους θεωρείται ότι η Γη έχει χωριστεί σε τετραγωνάκια με εμβαδόν 1.5ο x 1.5o. Το πλέγμα του γεωγραφικού πλάτους  (latitude) είναι από +90ο Νorth εώς –90ο South με βήμα 1.5ο ενώ το πλέγμα του γεωγραφικού μήκους (longitude) είναι 0ο εώς 360ο με το ίδιο βήμα. Για κάθε ένα από αυτά τα σημεία παρουσιάζονται τιμές για ορισμένες παραμέτρους οι οποίες αναφέρονται σε 15 χρόνια δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μέσης Κλίμακας Πρόγνωσης Καιρικών Συνθηκών (European Center of Medium-range Weather Forecast, ECMWF) και παρέχονται με μορφή αρχείων κειμένου. Οι παράμετροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται είναι:

πιθανότητα υπέρβασης εξάωρων βροχερών περιόδων

(mm): ετήσιο ποσό βροχόπτωσης τύπου συνεκτικών βροχοπυρήνων (convective-type rain)

(mm): ετήσιο ποσό βροχόπτωσης  στρωσιγενούς τύπου  (stratiform-type rain)

Τα αρχεία αυτά παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ένωση- ESA (European Space Agency) και έχουν τις παρακάτω ονομασίες ESARAINPR6.TXT, ESARAIN_MC.TXT και ESARAIN_MS.TXT.

Ο υπολογισμός του ρυθμού βροχόπτωσης που υπερβαίνεται για ένα δεδομένο ποσοστό του συνολικού χρόνου για μια δεδομένη τοποθεσία γίνεται με τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1ο: Υπολογισμός των παραμέτρων ,  και  για τέσσερα σημεία των οποίων οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι οι πιο κοντινές στις γεωγραφικές συντεταγμένες  της επιθυμητή τοποθεσίας.

Βήμα 2ο: Από τις παραπάνω τιμές στα τέσσερα σημεία του πλέγματος με δι-γραμμική παρεμβολή (bi-linear interpolation)  υπολογίζονται οι τιμές ,  και .

Βήμα 3ο: Υπολογίζεται η πιθανότητα ύπαρξης βροχής από τον παρακάτω τύπο:

(Δ.1)

Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας δεν προσδιορίζεται, η πιθανότητα ύπαρξης βροχής είναι ισοδύναμη με το μηδέν. Σε αυτή την περίπτωση ολοκληρώνεται η διαδικασία.

Βήμα 4ο: Υπολογίζεται ο ρυθμός βροχόπτωσης  χρησιμοποιώντας την πιθανότητα ύπαρξης βροχής από τον παραπάνω τύπο

(Δ.2)

όπου

(Δ.3)

(Δ.4)

(Δ.5)

και

(Δ.6)

Σημειώνεται ότι η τιμή αντιπροσωπεύει εκείνο το ρυθμό βροχόπτωσης ο οποίος υπερβαίνεται με πιθανότητα p%  του ολικού χρόνου αναφοράς.

## Δ.2 Υπολογισμός Παραμέτρων Λογαριθμοκανονικής Κατανομής από Πειραματικά Δεδομένα

Τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα για τις κατανομές των στοχαστικών μεγεθών R (ρυθμός βροχόπτωσης) ή Α (απόσβεση λόγω βροχής ενός συστήματος απλής λήψης) βρίσκονται υπό μορφή αντιστοίχων ζευγών , όπου η τιμή του μεγέθους και  η πιθανότητα υπέρβασης της τιμής αυτής. Στην περίπτωση του ρυθμού βροχόπτωσης, με την βοήθεια των χαρτών βροχής έχουμε για κάθε πιθανότητα υπέρβασης μια στάθμη ρυθμού βροχόπτωσης, για κάθε επιθυμητή περιοχή. Αυτό το γεγονός αντικαθιστά την ανάγκη τοπικών πειραματικών δεδομένων, που φυσικά αν είναι διαθέσιμα είναι πιο αξιόπιστα. Που φυσικά άμα υπάρχουν είναι πολύ πιο αξιόπιστα τα προκυπτόμενα μοντέλα. Στη συνέχεια θα περιγραφτούν διαδικασίες με την οποία υπολογίζονται οι παράμετροι της κατανομής της υπέρβασης της απόσβεσης λόγω βροχής ή του ρυθμού βροχόπτωσης για την περίπτωση της λογαριθμοκανονικής κατανομής.

Στην λογαριθμοκανονικής κατανομή αυτή για κάθε τιμή της πιθανότητας  υπολογίζεται η αντίστοιχη τιμή  της ανηγμένης κανονικής μεταβλητής U  από την σχέση

(Δ.7)

Ισχύει όμως

(Δ.8)

ή

(Δ.9)

όπου

(Δ.10)

(Δ.11)

(Δ.12)

δηλαδή τα  και  συνδέονται με γραμμική σχέση. Επομένως με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προσδιορίζονται εύκολα οι συντελεστές γραμμικής παλινδρόμησης Α και Β και από αυτούς οι παράμετροι  και .

## Δ.3 Κλιματικές Ζώνες

Σε προηγούμενο στάδιο, ο ΙΤU-R είχε προτείνει τις Κλιματικές Ζώνες, όπου ανάλογα με τα κλιματικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής η Γη χωρίζεται σε κλιματικές περιοχές, στο εύρος των οποίων η βροχή παρουσιάζει όμοια στατιστική συμπεριφορά. Στον παρακάτω πίνακα Δ.1 δίνεται ο κατά ΙΤU-R  διαχωρισμός της γης σε κλιματικές ζώνες, καθώς και οι αντίστοιχοι παράμετροι της λογαριθμοκανονικής κατανομής και της γάμμα κατανομής της έντασης  που τις χαρακτηρίζουν.

| Κλιματική Ζώνη | Rm | Sr | vR | βR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2.1830E-03 | 2.096000 | 2.700E-03 | 0.183000 |
| B | 1.5650E-02 | 1,694000 | 4.1490E-03 | 0.137000 |
| C | 2.0460E-02 | 1.712000 | 4.5000E-03 | 0.105900 |
| D | 6.9270E-02 | 1.467000 | 8.7000E-03 | 0.119700 |
| E | 8.4000E-03 | 2.040000 | 3.1000E-03 | 0.059170 |
| F | 2.7200E-02 | 1.810000 | 4.6000E-03 | 0.057300 |
| G | 6.8400E-02 | 1.596000 | 8.3000E-03 | 0.076700 |
| H | 2,8490E-02 | 1.825000 | 5.6000E-03 | 0.053122 |
| K | 1.6740E-02 | 2.020000 | 3.9500E-03 | 0.043460 |
| L | 1.7630E-02 | 2.113500 | 3.8000E-03 | 0.028760 |
| M | 4.9650E-02 | 1.867755 | 6.6000E-03 | 0.039900 |
| N | 4.3900E-02 | 2.018000 | 5.9000E-03 | 0.026060 |
| P | 8.1330E-02 | 2.000500 | 9.2000E-03 | 0.020315 |
| Q | 1.3415E-01 | 1.856800 | 3.7400E-02 | 0.037387 |

Πίνακας Δ.1

Παράμετροι λογαριθμοκανονικής και γάμμα κατανομής για τις κλιματικές ζώνες

# Βιβλιογραφία Παραρτήματος

[1]  A.Papoulis “Probability, Random Variables and Stochastic Processes”,

McGRAW HILL Inter. Edn.

[2]  Σ.Γ.Κουκούλας, “΄Πρόβλεψη της Διαφορικής Προστασίας από τη Βροχή

Μικροκυματικών Συστημάτων με Εφαρμογή του Μοντέλου Συνεκτικών

Βροχοπυρήνων”, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Αθήνα.

[3]  Μ.ABRAMOVITZ and I. STEGUN, [1965], “Handbook of Mathematical

Functions”, Dover Publications, New York.

# Text boxes

L1

θ

L2

d(l1,l2)

l1

l2