|  | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών |
| --- | --- |

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

# ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ  ΠΕΔΗΣΗΣ

# ΜΕ  ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΑ

# ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

### Διπλωματική εργασία του

###### Ιωάννη Θεοδωρόπουλου

###### Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Α. Κλαδάς

#### ΑΘΗΝΑ  ΜΑΡΤΙΟΣ  2002

# Πρόλογος

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών του ΕΜΠ και αναφέρεται στην ανάλυση διατάξεων ηλεκτρικής πέδησης με δινορρεύματα και συγκεκριμένα στη διαστασιολόγηση 24-πολικής πέδης δινορρευμάτων, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχη ανεμογεννήτρια μονίμων μαγνητών.

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη γενική επισκόπηση διατάξεων δινορρευμάτων και τη διατύπωση του προβλήματος. Επίσης, αναπτύσσεται η αναλυτική λύση του προσεγγιστικού προβλήματος ημιτονοειδούς διέγερσης (συμπαγής και λείος δρομέας από χαλκό ή από σίδηρο) και η μεθοδολογία της αριθμητικής λύσης.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η σύγκριση μεταξύ της αναλυτικής και αριθμητικής λύσης του προσεγγιστικού προβλήματος.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δισδιάστατης και τρισδιάστατης αριθμητικής λύσης για την 24-πολική πέδη (πρόβλημα αναφοράς) τόσο για δρομέα από χαλκό όσο και από σίδηρο.

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο  εξάγονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του προβλήματος αναφοράς θεωρώντας γεωμετρία τόσο δύο όσο και τριών διαστάσεων.

Με την ολοκλήρωση θα ήθελα να ευχαριστήσω τους

- κ. Α. Κλαδά, Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ για την ανάθεση και επίβλεψη του θέματος αυτού

- κ. Σ. Μανιά, Καθηγητή ΕΜΠ και

- κα Π. Γιαννοπούλου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

για τη συμμετοχή τους στην τριμελή εξεταστική επιτροπή.

## Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο Διδάκτορα κ. Κ. Τάτη για τη συνεργασία του στα πλαίσια της ανάλυσης με το πρόγραμμα MagNet, καθώς και το σύνολο του προσωπικού του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών για την υποστήριξη που μου πρόσφεραν και τη φιλική ατμόσφαιρα που με περιέβαλαν κατά τη διεξαγωγή της εργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

# ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

1.1  Πέδηση με δινορρεύματα……………………………………………….. 1

1.2 Αναλυτική προσέγγιση………………………………………………….. 5

1.3  Αριθμητική προσέγγιση………………………….…………………….. 11

1.3.1  Περιγραφή προβλήματος.………………..……………………… 13

1.3.2  Επίλυση………………….………..………..…………….……… 14

1.3.3  Μετεπεξεργασία……..……..………………...……..…………... 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

# ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

## 2.1  Περιγραφή προβλήματος αναφοράς…………………………………… 15

2.2  Αναλυτική λύση………………………………………………..……… 16

## 2.3  Αριθμητική λύση……………………….……………………………… 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

# ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

## 3.1  Δισδιάστατη αναπαράσταση….…………………..…………………… 25

3.1.1  Υπολογισμός δύναμης, ροπής, απωλειών……….….…………… 28

## 3.1.1.α  Δρομέας από σίδηρο……………….…………………… 30

## 3.1.1.β  Δρομέας από χαλκό……..………….…………………… 34

  - Τρισδιάστατη αναπαράσταση…….……………….…………………… 39

3.2.α  Δρομέας από σίδηρο……………………….…………………… 40

3.2.β  Δρομέας από χαλκό……….…………………………….……… 43

3.2.γ  Υπολογισμός απωλειών, δύναμης, ροπής….…………………… 46

  - Συμπεράσματα………………………………………..………………... 47

3.3.1  Σύγκριση σιδήρου-χαλκού στις δύο διαστάσεις……………….... 48

3.3.2  Σύγκριση δισδιάστατης και τρισδιάστατης αναπαράστασης…… 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

### Συμπεράσματα……………………….……………………………………. 50

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ |
| --- |
| Μαγνητική επαγωγή | Β |
| Μαγνητική ροή | Φ |
| Ένταση μαγνητικού πεδίου | H |
| Ένταση ηλεκτρικού πεδίου | Ε |
| Ροπή | T |
| Απώλειες | Ρ |
| Πυκνότητα ρεύματος | J |
| ΣΤΑΘΕΡΕΣ |
| Μαγνητική διαπερατότητα κενού |  |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα σιδήρου |  |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα χαλκού |  |

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Ανάλυση προβλημάτων με δινορρεύματα

1.1    ΠΕΔΗΣΗ ΜΕ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΑ

Στις μηχανές επαγωγής με ολόσωμο δρομέα η χρήσιμη ροπή προκύπτει από την εμφάνιση στο δρομέα δινορρευμάτων. Η γνώση της ροπής που προκύπτει, όπως επίσης η γνώση των απωλειών που υπάρχουν στο σίδηρο λόγω των δινορρευμάτων είναι χρήσιμη κατά το σχεδιασμό της μηχανής.

Γενικά τα δινορρεύματα επειδή παράγουν απώλειες γίνονται προσπάθειες να διατηρούνται όσο το δυνατόν σε μικρότερη τιμή. Δινορρεύματα παράγονται όταν οι ηλεκτρικές μηχανές τροφοδοτούνται από διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος, οπότε οι απώλειες σιδήρου (ειδικά οι οφειλόμενες σε δινορρεύματα ) αυξάνονται σημαντικά. Σε νεότερες εφαρμογές γίνεται χρήση δινορρευμάτων για παραγωγή δύναμης ή θερμότητας. Η μελέτη του φαινομένου της ανάπτυξης δινορρευμάτων είναι απαραίτητη αφού σε αυτές τις εφαρμογές τα δινορρεύματα αποτελούν το βασικό φαινόμενο από το οποίο εξαρτάται η λειτουργία της μηχανής.

Ο υπολογισμός των δινορρευμάτων απαιτεί μεγάλη ακρίβεια. Μια ανάλυση πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της το υλικό πάνω στο οποίο παρατηρείται η κατανομή δινορρευμάτων. Συχνά, μια αρκετά καλή προσέγγιση προκύπτει από ένα δισδιάστατο μοντέλο, αν και πολλές φορές ένα τρισδιάστατο μοντέλο είναι απαραίτητο. Η επίλυση του μοντέλου είναι δύσκολο να γίνει χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής αποτελεί μια καλή προσέγγιση.

Οι κατασκευές στις οποίες αναπτύσσονται δινορρεύματα είναι κυρίως δύο ειδών:

1.1.α Κατασκευές όπου το ηλεκτρικό πεδίο και η πυκνότητα ρεύματος   επιβάλλουν ένα μονοδιάστατο διάνυσμα ρεύματος

Εδώ τα δινορρεύματα ακολουθούν διεύθυνση η οποία καθορίζεται από το υλικό κατασκευής και μπορούν να αναλυθούν σε μία διάσταση. Η διαφορά δυναμικού πηγάζει είτε από ηλεκτρικό πεδίο στα άκρα του υλικού είτε από μία χρονικά μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή η οποία περιβάλλει το υλικό. Αυτού του είδους τα προβλήματα εμφανίζονται σε διάφορες εφαρμογές.

- Αγωγοί – Ζυγοί – Εναέριες γραμμές μεταφοράς

Η επιβαλλόμενη τάση στα άκρα της γραμμής είναι γνωστή και αναζητούμε την κατανομή της πυκνότητας ρεύματος, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι απώλειες και άλλες ηλεκτρομαγνητικές παράμετροι.

- Τυλίγματα απόσβεσης για μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος

Σε χρονικά μεταβαλλόμενη ροή υπάρχει σύστημα αγωγών όπου επάγονται ρεύματα. Από την κατανομή ρεύματος προκύπτει η σύνθετη αντίσταση και μια εκτίμηση για τις απώλειες σε διάφορες συχνότητες για τις οποίες το επιδερμικό φαινόμενο δεν είναι αμελητέο.

1.1.β    Κατασκευές στις οποίες τα ρεύματα κυκλοφορούν σε 2 ή 3 διευθύνσεις

Είναι οι συνηθέστερες κατασκευές, αλλά είναι πολύπλοκες σε μοντελοποίηση και υπολογισμό.

- Γραμμικοί κινητήρες επαγωγής

Εν γένει απαιτείται δισδιάστατη ανάλυση γιατί το επιδερμικό φαινόμενο σε μικρό πάχος είναι αμελητέο. Η κατανομή της πυκνότητας ρεύματος αλληλεπιδρά με το πεδίο και έχει ως αποτέλεσμα την δύναμη πρόωσης η οποία υπολογίζεται σαν εξωτερικό γινόμενο του πεδίου με το ρεύμα.

- Θερμότητα από ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

Απαιτείται τρισδιάστατη ανάλυση και σε συνδυασμό με μη γραμμική συμπεριφορά του υλικού το πρόβλημα γίνεται πολύ δύσκολο.

- Μαγνητικά συστήματα κίνησης

Σε μία απείρου μήκους ράβδο από αγώγιμο υλικό επάγονται ρεύματα, από μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο μέσα στο οποίο βρίσκεται. Αυτό το πρόβλημα αν και γενικά είναι τρισδιάστατο μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα δισδιάστατο με χρήση σειρών και ολοκληρωμάτων Fourier.

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω παραδείγματα επαγωγής δινορρευμάτων έχουμε πολλά διαφορετικά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ανάλογα με τη γεωμετρία του υλικού όπου αυτά επάγονται και το πεδίο που τα δημιουργεί. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία ελασμάτων κορεσμένου σιδήρου ή η εισαγωγή του κορεσμού στην ανάλυση κάνει το πρόβλημα μη γραμμικό.

Για κάθε περίπτωση μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιο μαθηματικό μοντέλο, αλλά απαιτούνται υπολογισμοί αλγορίθμων για τη σωστή εφαρμογή. Για αυτό πρέπει να χωρίζουμε το γενικό πρόβλημα σε υποπροβλήματα που καθένα απορρέει από το γενικό με επιπλέον φυσικές παραδοχές.

Θεωρούμε το γενικό πρόβλημα της κατανομής δινορρευμάτων σε ένα μέρος του κορεσμένου υλικού. Αν     είναι η επιβαλλόμενη χρονικά και χωρικά μεταβαλλόμενη πυκνότητα μαγνητικής ροής στο υλικό, οι εξισώσεις Maxwell γράφονται:

Σε αυτές τις εξισώσεις γίνεται διάκριση μεταξύ της πυκνότητας μαγνητικής ροής διέγερσης   και την πυκνότητα ροής αντίδρασης  . Όμοια το ηλεκτρικό πεδίο περιγράφεται από το άθροισμα δύο διανυσμάτων, το επαγόμενο ηλεκτρικό πεδίο  και το εξωτερικά επιβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο .

Για να προκύψει ένα σωστά ορισμένο πρόβλημα πρέπει να προσθέσουμε και τις εξισώσεις που εκφράζουν τις οριακές συνθήκες. Οι συνηθέστερες οριακές συνθήκες είναι οι συνθήκες Neumann ή οι συνθήκες Dirichlet και οι συνθήκες συνέχειας στο σημείο μεταξύ δύο διαφορετικών υλικών.

Αυτό το πρόβλημα είναι μη γραμμικό και αναφέρεται σε μεγέθη τεσσάρων διαστάσεων. Έτσι η λύση του γίνεται αρκετά περίπλοκη. Σκοπός μας είναι να απλοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο το πρόβλημα προσπαθώντας να υποβιβάσουμε την τάξη του και, χωρίς αυτό να χάσει τη φυσική του ερμηνεία, να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μία προσεγγιστική λύση.

Γραμμικό δισδιάστατο πρόβλημα

Θεωρούμε επιμήκεις κατασκευές και, παραβλέποντας τον κορεσμό του υλικού, το ηλεκτρικό πεδίο υποτίθεται στο z-άξονα ενώ το μαγνητικό κατά μήκος της εγκάρσιας τομής του αγωγού. Το επαγόμενο διάνυσμα δυναμικού , το οποίο έχει μία συνιστώσα κατά μήκος του z-άξονα επιτρέπει τον υποβιβασμό του προβλήματος σε πρόβλημα πρώτης τάξης. Με αυτές τις υποθέσεις από τις εξισώσεις Maxwell οδηγούμαστε στη:

όπου

Α     η z-συνιστώσα του διανυσματικού δυναμικού

Εο(t) το εξωτερικά επιβαλλόμενο πεδίο

η σχετική μαγνητική αντίσταση

η σχετική αγωγιμότητα

σταθερή αγωγιμότητα πηγής

Τρισδιάστατα γραμμικά προβλήματα

Στα προβλήματα γραμμικών μηχανών δεν είναι πάντα δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τους μετασχηματισμούς Fourier γιατί η απαίτηση  ακρίβειας επιβάλλει τρισδιάστατη ανάλυση όπου παίρνεται υπ, όψιν η ακριβής μορφή του κύματος. Εδώ κατασκευάζουμε μία επαναληπτική μέθοδο χρησιμοποιώντας περισσότερο εξεζητημένες τεχνικές πεδιακής ανάλυσης, όπως είναι οι συναρτήσεις  Green.

Μη γραμμικά προβλήματα

Η τάξη μη γραμμικών προβλημάτων ανάλυσης δινορρευμάτων είναι ένα δύσκολο πεδίο υπολογισμών. Προβλήματα αυτού του είδους λύνονται με εφαρμογή της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων.

Θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων, σαν την αριθμητική μέθοδο με την οποία έχουμε τη δυνατότητα  να μελετήσουμε τη συμπεριφορά επαγωγικών μηχανών με ολόσωμο δρομέα. Για να ελέγξουμε αν η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να δώσει μια αξιόπιστη λύση σε αυτό το είδος των προβλημάτων, θα διατυπώσουμε στη συνέχεια προβλήματα δινορρευμάτων με αναλυτική προσέγγιση. Θα χρησιμοποιήσουμε απλοποιημένα προβλήματα μηχανών επαγωγής με ολόσωμο δρομέα σαν υποδείγματα σύγκρισης, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια εκτίμηση της ακρίβειας που η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να προσφέρει σ’ αυτή τη κατηγορία εφαρμογών.

1.2    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Για τη μελέτη της εμφάνισης δινορρευμάτων και του επιδερμικού φαινομένου σε μηχανές επαγωγής με ολόσωμο δρομέα θα αναπτύξουμε την αναλυτική λύση. Το μοντέλο που θεωρούμε για να αναλύσουμε την μηχανή επαγωγής έχει απλή γεωμετρία. Η μαθηματική ανάλυση του φαινομένου συνίσταται στην επίλυση της διαφορικής εξίσωσης διαχύσεως.

Τα δινορρεύματα παράγονται σε μέσο που η μαγνητική ροή μεταβάλλεται με το χρόνο. Λόγω της μεταβολής της ροής, στο μέσο εμφανίζεται ηλεκτρικό πεδίο. Εφόσον το μέσο είναι αγώγιμο επάγονται ρεύματα. Η διανομή της μαγνητικής ροής στο μέσο είναι τέτοια ώστε να απωθείται κοντά στη περιβάλλουσα επιφάνεια. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται επιδερμικό φαινόμενο.

Θα θεωρήσουμε αγώγιμο υλικό κυλινδρικού σχήματος, το οποίο περιβάλλεται από μέσο, σε εξωτερική ακτίνα του οποίου επιβάλλουμε στρεφόμενο ημιτονοειδές πεδίο μιας περιόδου. Στην περίπτωση της μηχανής επαγωγής με ολόσωμο δρομέα που εξετάζουμε, το εξωτερικό υλικό είναι  αέρας και έχει το ρόλο του διακένου, ενώ αντί για στάτη έχουμε το επιβαλλόμενο πεδίο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε την πεδιακή ένταση που επάγεται στο αγώγιμο υλικό, στο δρομέα.

Αέρας,σ2=0,ν2

Το στρεφόμενο πεδίο που επιβάλλεται στην εξωτερική ακτίνα του αέρα  r=r2 έχει τη μορφή :

όπου Α0 είναι το μέτρο του επιβαλλόμενου πεδίου.

Η αναλυτική λύση του προβλήματος προσδιορίζεται από τη γενική λύση της εξίσωσης Laplace στον αέρα και την εξίσωση διάχυσης στο μέσο 1.

Στο μέσο 1 η εξίσωση  διάχυσης  είναι γραμμένη σε κυλινδρικές συντεταγμένες. Με τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών έχουμε τις εξισώσεις  που μας δίνουν την επαγομένη πεδιακή ένταση στο υλικό 1:

η λύση των διαφορικών εξισώσεων  για κ=1 (μία περίοδος) δίνεται από τις:

Όπου D1,D2 σταθερές ,

Ανάλογα, για το αέρα παίρνουμε τις εξισώσεις Laplace που μας δίνουν την πεδιακή ένταση στο υλικό αυτό.

Και οι λύσεις για το αέρα είναι (κ=1):

Όπου C1,C2,C3,C4 σταθερές .

Για τον πλήρη προσδιορισμό της λύσης εφαρμόζουμε τις οριακές συνθήκες για να υπολογίσουμε τις σταθερές που υπεισέρχονται σ’ αυτή. Οι σταθερές υπολογίζονται από τις συνθήκες συνέχειας που ισχύουν για το πεδίο στο όριο των δύο υλικών  r=r1 και τη συνθήκη που προκύπτει για τον αέρα , από την ύπαρξη επιβαλλόμενου πεδίου στο όριο r=r2.

α) Επιβαλλόμενο πεδίο

Στο εξωτερικό όριο  του αέρα λόγω του επιβαλλόμενου πεδίου ισχύει:

β) Συνθήκη συνέχειας

Από τη συνθήκη συνέχειας του πεδίου στο όριο  παίρνουμε:

Όπου F3,F4 οι σταθερές

Η συνθήκη συνέχειας της μερικής παραγώγου στο όριο r=r1 έχουμε:

Όμως η μερική παράγωγος της εξίσωσης Bessel δίνεται:

Όπου τα F5 και F6 ισούνται:

Άρα η (11) γίνεται:

Στις (14) και (15) αντικαθιστώ τα C1 και C2 από τις (7) και (8) και υπολογίζω τις παραστάσεις για τα D1, D2 :

Το D1 δίνεται από την:

Αφού υπολογίσαμε τις σταθερές είμαστε σε θέση να γράψουμε τις εξισώσεις που μας δίνουν την πεδιακή ένταση σε καθένα από τα υλικά.

Για το αγώγιμο υλικό 1 έχουμε την λύση:

## Για τον αέρα έχουμε αντίστοιχα την λύση:

1.3    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η αριθμητική προσέγγιση βασίζεται στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων είναι μια επαναληπτική προσεγγιστική αριθμητική μέθοδος, με την οποία κατασκευάζουμε ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων για το διανυσματικό δυναμικό.

Θεωρούμε την αγώγιμη πλάκα του σχήματος που ακολουθεί, για την οποία θα κατασκευάσουμε τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων.

Στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων γράφουμε το διανυσματικό δυναμικό του κινούμενου στη μορφή:

για y<a

Όπου η ταχύτητα της αγώγιμης πλάκας του σχήματος.

Θεωρώντας τις οριακές συνθήκες στο όριο y=a φέρνουμε την εξίσωση στη μορφή:

Για την οποία εφαρμόζουμε τη μορφή Galerkin αντικαθιστώντας με την προσεγγιστική εξίσωση:

όπου πρέπει να ικανοποιείται για κάθε συνεχή συνάρτηση  η οποία μηδενίζεται έξω από το .

Οδηγούμαστε έτσι σε ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων όπου το διάνυσμα Α είναι η μήτρα του διανυσματικού δυναμικού a(x,y,t) στους κόμβους των πεπερασμένων στοιχείων.

Μ {Α} + Ν{Α} = 0

Οι μήτρες Μ και Ν είναι χαρακτηριστικοί των στοιχείων και των συντελεστών των παραπάνω εξισώσεων.

Η λύση αυτού του είδους  συστημάτων απαιτεί μεγάλο αριθμό πράξεων και χρήση πεπλεγμένων συναρτήσεων για να διασφαλιστεί αριθμητική ευστάθεια ώστε οι υπολογισμοί να συγκλίνουν και να μας δώσει σωστά αποτελέσματα. Για την εφαρμογή της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων στη μελέτη ηλεκτρικών μηχανών είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ.

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων δεν επιλύει τις εξισώσεις Maxwell, αλλά στηρίζεται στην αρχή ότι οι εξισώσεις  Maxwell ικανοποιούνται όταν η συνολική ενέργεια του πεδίου είναι ελάχιστη. Οι εξισώσεις πηγάζουν από αξονοσυμμετρικά δισδιάστατα πεδία και η λύση τους επικαλείται το θεώρημα  του Gauss.

Για την ανάλυση ηλεκτρικών μηχανών, όλη η μηχανή χωρίζεται σε μικρά στοιχεία, τρίγωνα για επίπεδο και τετράεδρα για χώρο. Τα στοιχεία λαμβάνονται επαρκώς μικρά ώστε να μπορεί να θεωρηθεί σταθερή η μαγνητική επαγωγή στο εσωτερικό τους. Για την εφαρμογή σε προβλήματα δινορρευμάτων φροντίζουμε ώστε τα στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα στις περιοχές όπου αυτά εμφανίζονται, γιατί σε αυτό το είδος των προβλημάτων τα δινορρεύματα αποτελούν το βασικό φαινόμενο και η ακρίβεια στον υπολογισμό τους είναι απαραίτητη.

Τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων για τη μελέτη ηλεκτρομαγνητικών συσκευών χρησιμοποιεί το πρόγραμμα MagNet. Το MagNet θα το χρησιμοποιήσουμε τόσο για την δισδιάστατη, όσο και για την τρισδιάστατη ανάλυση του προβλήματος αναφοράς που ακολουθεί.

Στο MagNet εκμεταλλευόμαστε τη μεγάλη ανάπτυξη των ψηφιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διαδικασία που ακολουθούμε χωρίζεται σε τρία στάδια.

1.3.1    Περιγραφή προβλήματος

Η περιγραφή του προβλήματος, σχεδιασμός και εισαγωγή των δεδομένων χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί απαιτείται σωστός ορισμός του προβλήματος. Στο MagNet έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε με κάθε λεπτομέρεια τη γεωμετρία, είτε πρόκειται για δισδιάστατο είτε για τρισδιάστατο πρόβλημα.

Στα τρισδιάστατα προβλήματα για τη γεωμετρία ξεκινάμε από ένα επίπεδο, το οποίο θεωρούμε βάση. Πάνω σε αυτό και ως προς κάθετο άξονα σε αυτό, επεκτείνουμε τη γεωμετρία με αντίγραφα κατάλληλα τροποποιημένα. Με χρήση του πλεγματοποιητή κατασκευάζουμε το πλέγμα, δηλαδή χωρίζουμε το χώρο σε πεπερασμένα στοιχεία, αφού πρώτα έχουμε καθορίσει τις οριακές συνθήκες για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το πλέγμα αποτελείται από τρίγωνα που σχηματίζονται από τους διαγώνιους που ενώνουν τους κόμβους του πλέγματος.

Το MagNet δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επέμβει στο πλέγμα ώστε να καθορίσει κόμβους και στοιχεία με μεγαλύτερη πυκνότητα σε σημεία της γεωμετρίας που απαιτείται μεγάλη ακρίβεια υπολογισμών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το πλέγμα που θα κατασκευάσουμε στο παράδειγμα αναφοράς. Το πλέγμα του δρομέα κοντά στο διάκενο θα το κατασκευάσουμε πυκνότερο για να έχουμε όσο το δυνατών καλύτερο υπολογισμό του επιδερμικού φαινομένου. Φυσικά όσο πυκνότερο είναι το πλέγμα τόσο καλύτερη προσέγγιση θα πάρουμε, όμως υπάρχει ο περιορισμός της χωρητικότητας της μνήμης του υπολογιστή.

Ακολουθεί η εισαγωγή των χαρακτηριστικών των υλικών και των άλλων παραμέτρων του προβλήματος.

1.3.2    Επίλυση

Με το κατάλληλο πρόγραμμα επίλυσης γίνεται η επίλυση του προβλήματος. Στις εφαρμογές που θα ακολουθήσουν τα προγράμματα επίλυσης που θα χρησιμοποιηθούν είναι το TH2D για την δισδιάστατη εφαρμογή και το TH3D για την τρισδιάστατη. Τα προγράμματα επίλυσης στις δισδιάστατες εφαρμογές σαν λύση προσδιορίζουν το διανυσματικό δυναμικό.

1.3.3    Μετεπεξεργασία

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι το επόμενο βήμα. Όλη η πληροφορία που υπάρχει στο διανυσματικό δυναμικό, χρησιμοποιείται για να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά της ηλεκτρομαγνητικής συσκευής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

#### Επιβεβαίωση μεθοδολογίας

2.1    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σαν πρόβλημα αναφοράς, εξετάζεται με την αριθμητική προσέγγιση η  συμπεριφορά μηχανής επαγωγής με ολόσωμο δρομέα. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται δύο περιπτώσεις για το υλικό κατασκευής του δρομέα.

Η μηχανή επαγωγής είναι 24-πολική με 3 αύλακες ανά πόλο και φάση. Η γεωμετρία ενός πολικού βήματος, όπως αυτή εισάγεται στο MagNet φαίνεται στο σχήμα.

Σχήμα 2.1: Γεωμετρία μηχανής προβλήματος αναφοράς

Πιο συγκεκριμένα, για  τη γεωμετρία ενός πόλου έχουμε:

Εξωτερική ακτίνα δρομέα: 0,124 m

Εσωτερική ακτίνα στάτη:   0,125 m

Μήκος διακένου:  0,001 m

Γωνία πολικού βήματος: 15ο

Ενεργό μήκος μηχανής : 0.035 m

Για την γεωμετρία του προβλήματος αναφοράς δεν διαθέτουμε αναλυτική λύση. Γι’ αυτό τον λόγο θα λύσουμε το πρόβλημα αριθμητικά. Είναι όμως κατ’ αρχήν ανάγκη να εξακριβώσουμε εάν η αριθμητική λύση που θα λάβουμε για την γεννήτρια είναι ακριβής. Προς τούτο, πρέπει να επιλύσουμε αριθμητικά ένα πρόβλημα για το οποίο γνωρίζουμε την ακριβή λύση και να συγκρίνουμε την αριθμητική λύση με αυτήν. Ένα τέτοιο πρόβλημα, για το οποίο η αναλυτική λύση είναι γνωστή, είναι το πρόβλημα ενός συμπαγούς και λείου δρομέα ακτίνας r1 με επιβαλλόμενο ημιτονικό διανυσματικό δυναμικό στην θέση r2 (r1<r2) όπως αυτό μελετήθηκε στην παράγραφο 1.2.

Η αναλυτική προσέγγιση που μελετήθηκε στη παράγραφο 1.2 αφορούσε δύο πόλους. Εδώ το πρόβλημα επεκτίνεται για την περίπτωση της 24-πολικής  μηχανής.   Τα αποτελέσματα θα τα συγκρίνουμε με τη λύση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων που θα πάρουμε εφαρμόζοντας το ίδιο μοντέλο σε Η/Υ. Δηλαδή, ένα μοντέλο της 24-πολικής μηχανής το οποίο θα θεωρήσουμε χωρίς στάτη και στο οποίο θα επιβάλλουμε ημιτονοειδές πεδίο. Για την επίλυση του μοντέλου σε Η/Υ και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση του δισδιάστατου MagNet, αρκεί, λόγω της συμμετρίας του μοντέλου, η αναπαράσταση ενός μόνο πολικού βήματος της μηχανής και όχι όλης της γεωμετρίας της.

Για τη σύγκριση των δύο λύσεων σαν μέτρο του επιβαλλόμενου πεδίου θεωρούμε την τιμή που προκύπτει από την ανάλυση Fourier του  διανυσματικού δυναμικού που θα προκύψει από την αριθμητική λύση για το μοντέλο με στάτη.

2.2    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Ο τρόπος επίλυσης είναι ο ίδιος με αυτών που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 1.2. Στην περίπτωση της 24-πολικής μηχανής ξεκινάμε πάλι από τις εξισώσεις διάχυσης για το υλικό 1 και τις εξισώσεις Laplace για το αέρα με τη διαφορά ότι εδώ k=12.

##### Στο μέσο 1, τον συμπαγή δρομέα, εφαρμόζοντας τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών και προκύπτουν οι  εξισώσεις για την επαγώμενη πεδιακή ένταση

Η λύση των οποίων για 24-πολική μηχανή και  για κ=12 γίνεται:

Όπου D1,D2 σταθερές ,

###### Ανάλογα για τον αέρα από τις εξισώσεις Laplace είναι

Η λύση των οποίων για k=12 είναι αντίστοιχα:

Όπου C1,C2,C3,C4 σταθερές.

Εργαζόμαστε όπως στο 1ο κεφάλαιο για τον πλήρη προσδιορισμό της λύσης. Από τις οριακές συνθήκες στο όριο μεταξύ των δύο υλικών, r=r1 και λόγω του  επιβαλλόμενου πεδίου στην εξωτερική ακτίνα r=r2 του αέρα έχουμε:

α) επιβαλλόμενο πεδίο

β) συνθήκη συνέχειας

Στο όριο μεταξύ των δύο υλικών ισχύει η συνέχεια του πεδίου και έτσι από εξισώνουμε τις λύσεις στο r=r1 και έχουμε:

Όπου F3,F4 σταθερές

γ) συνθήκη συνέχειας

Από την συνθήκη συνέχειας των μερικών παραγώγων στο όριο r=r1 μεταξύ των δύο υλικών:

για την εξίσωση Bessel ισχύει:

και μετά τις πράξεις παίρνουμε:

όπου οι σταθερές F5 και F6 δίνονται από τις:

Κάνοντας τις αντικαταστάσεις παίρνουμε:

και λύνοντας το σύστημα ως προς D1,D2  έχουμε:

όπου τα F1 και F2 δίνονται:

έτσι για κάθε υλικό μπορούμε να διατυπώσουμε τις εξισώσεις για τον υπολογισμό σε κάθε σημείο του διανυσματικού δυναμικού.

# Υλικό 1

Αέρας

# 2.3  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Για την αριθμητική λύση κατασκευάζεται ένα δισδιάστατο μοντέλο σύμφωνο με τη γεωμετρία του προβλήματος αναφοράς χωρίς όμως στάτη, για να συγκριθεί με την αναλυτική λύση. Λόγω της συμμετρίας του προβλήματος αρκεί να σχεδιαστή ένα πολικό βήμα της μηχανής. Η  γεωμετρία δημιουργείται στο MagNet φαίνεται στο σχήμα.

Σχήμα 2.2: Γεωμετρία δρομέας-διάκενο

Στην εξωτερική επιφάνεια του διακένου επιβάλλουμε, σαν οριακή συνθήκη, ημιτονοειδές πεδίο. Μέτρο του ημιτονοειδούς πεδίου θέτουμε την τιμή της θεμελιώδους συνιστώσας που προκύπτει από την ανάλυση Fourier του διανυσματικού δυναμικού που προέκυψε από την αριθμητική λύση για το μοντέλο με στάτη.

Δημιουργούμε δύο διαφορετικά προβλήματα. Ένα πρόβλημα για δρομέα από σίδηρο και ένα για δρομέα από χαλκό. Για τα δύο προβλήματα η επίλυση προσδιρίζεται από το διανυσματικό δυναμικό Α.

Για το μέτρο του επιβαλλόμενου πεδίου στις δύο λύσης κατασκευάζεται το πλήρες μοντέλο του προβλήματος αναφοράς στο δισδιάστατο MagNet, σύμφωνα με τη γεωμετρία του σχήματος 2.1. Η επίλυση του μοντέλου για τα δύο διαφορετικά υλικά κατασκευής του δρομέα, παρουσιάζεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.

Κάνοντας ανάλυση Fourier του διανυσματικού δυναμικού στην εσωτερική επιφάνεια του στάτη παίρνουμε το πλάτος της θεμελιώδους συνιστώσας την οποία θα χρησιμοποιήσουμε σαν μέτρο του επιβαλλόμενου ημιτονοειδούς πεδίου για την σύγκριση των δύο λύσεων. Για τα δύο διαφορετικά υλικά κατασκευής του δρομέα η ανάλυση Fourier μας δίνει τις ακόλουθες τιμές.

Δρομέας από σίδηρο:

Δρομέας από χαλκό:

## Αναλυτική λύση

Για την αναλυτική λύση χρησιμοποιούμε ρουτίνα υπολογισμού σε γλώσσα Fortran. Η ρουτίνα επιλύει τις εξισώσεις που ορίζουν την αναλυτική λύση. Επίσης έχει τη δυνατότητα υπολογισμού των συναρτήσεων Bessel δωδέκατης τάξης. Επιβάλλαμε ημιτονικό διανυσματικό δυναμικό στο r=0.125 m και λάβαμε το διανυσματικό δυναμικό στην επιφάνεια του δρομέα, μέτρο και φάση. Οι τιμές για τα δύο διαφορετικά υλικά κατασκευής του δρομέα που μας επέστρεψε η ρουτίνα υπολογισμού είναι:

Δρομέας από σίδηρο: Α= 6.376485e-3, φ=-2.0101659e-4

Δρομέας από χαλκό :  A=3.9239178e-4 ,  φ=-7.4937873e-2

Αριθμητική λύση

Επιβάλλαμε ημιτονικό διανυσματικό δυναμικό πλάτους 1 στο r= 0.125 m και λάβαμε το διανυσματικό δυναμικό στην επιφάνεια του δρομέα τις τιμές του οποίου πολλαπλασιάσαμε με το Α0. Αυτό έγινε τόσο για δρομέα από χαλκό όσο και από σίδηρο.

## Σύγκριση δύο λύσεων

Υπολογίσαμε το σχετικό σφάλμα μεταξύ της αναλυτικής και αριθμητικής λύσης και για τα δύο είδη δρομέων τα οποία απεικονίζονται στα παρακάτω σχήματα.

Σχήμα 2.3: Σχετικό σφάλμα αναλυτικής και αριθμητικής λύσης για δρομέα από σίδηρο

Σχήμα 2.4: Σχετικό σφάλμα αναλυτικής και αριθμητικής λύσης για δρομέα από χαλκό

Από όπου συμπεραίνουμε ότι το σφάλμα της αριθμητικής λύσης είναι ικανοποιητικά μικρό τόσο για δρομέα από σίδηρο, όσο και για δρομέα από χαλκό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

# Εφαρμογές

Η ανάγκη για βελτιστοποίηση κατά το σχεδιασμό των ηλεκτρικών, μηχανών κάνει απαραίτητη τη γνώση όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό της συμπεριφοράς τους. Η μαθηματική ανάλυση δεν μπορεί να μας δώσει λύση παρά μόνο για απλά γεωμετρικά μοντέλα και γραμμικά υλικά. Η προσομοίωση με Η/Υ, όπως αποδείχθηκε και παραπάνω, μπορεί πολλές φορές να μας δώσει ικανοποιητική ακρίβεια για μία εκ τον προτέρων ανάλυση και γνώση της συμπεριφοράς των μηχανών. Εδώ γίνεται μία παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αριθμητικής επίλυσης του προβλήματος αναφοράς, με τη χρήση ενός δισδιάστατου και ενός τρισδιάστατου μοντέλου.

3.1  ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σε αυτή τη παράγραφο για την επίλυση του προβλήματος αναφοράς, χρησιμοποιήθηκε η δισδιάστατη έκδοση του προγράμματος MagNet 5. Η γεωμετρία σχεδιάστηκε με γραμμές και τόξα με κάθε λεπτομέρεια. Η συμμετρία, λόγω του ολόσωμου δρομέα επιτρέπει η αριθμητική επίλυση να προσδιοριστή από την επίλυση για έναν πόλο της μηχανής.

Σχήμα 3.1: Γεωμετρία μηχανής

Στο πρόβλημα αναφοράς τα δινορρεύματα αποτελούν το βασικό φαινόμενο και ο υπολογισμός τους πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ακριβής. Γνωρίζουμε ότι το βάθος διείσδυσης του επιδερμικού φαινομένου είναι περίπου  1mm για δρομέα από σίδηρο στους 50 Hz. Γι’ αυτό το πλέγμα στα σημεία αυτά πρέπει να είναι πυκνότερο. Το πλέγμα δημιουργείται αυτόματα από τον υπολογιστή. Κόμβοι μπαίνουν σε κάθε γραμμή η τόξο που ορίζει τη γεωμετρία. Για να υπολογίσουμε με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια το πεδίο, οδηγούμε την κατασκευή του πλέγματος ορίζοντας επί πλέον γραμμές και τόξα ( τα οποία εν συνεχεία θα σβηστούν), θέτοντας σε κάθε γραμμή ή τόξο τον επιθυμητό αριθμό κόμβων.

Το πλέγμα που κατασκευάστηκε αποτελείται από 1846 κόμβους και 3600 στοιχεία 4ης τάξης. Στα σχήματα που ακολουθούν φαίνονται, σε μεγέθυνση το πλέγμα που χρησιμοποιήθηκε και λεπτομέρειες του πλέγματος στην περιοχή γύρω από το διάκενο.

Σχήμα 3.2 Πλέγμα προβλήματος

Σχήμα 3.3: Λεπτομέρεια του πλέγματος γύρω από το διάκενο

Σχήμα 3.4: Λεπτομέρεια του πλέγματος γύρω από το διάκενο

Οι οριακές συνθήκες επιβάλλονται στην περίμετρο της γεωμετρίας. Στις ευθείες του σχήματος οι οριακές συνθήκες είναι αντιπεριοδικές, ενώ στα τόξα ορίζουμε μηδενικές οριακές συνθήκες.

Ακολουθεί ο ορισμός των προβλημάτων, με καθορισμό των επιμέρους παραμέτρων του προβλήματος όπως υλικά, κατανομές ρευμάτων κ.λ.π. Στο στάτη θεωρούμε κορεσμένο σίδηρο M27 χωρίς αγωγιμότητα. Στις αύλακες του στάτη τοποθετήθηκαν τριφασικά πολύκλωνα τυλίγματα τα οποία τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα. Στο δρομέα θα εξεταστή η συμπεριφορά της μηχανής για δύο διαφορετικά υλικά. Ορίζονται δύο διαφορετικά προβλήματα, ένα για δρομέα από σίδηρο και ένα από χαλκό.

Ως αριθμητική λύση θα προκύψει το μαγνητικό διανυσματικό  δυναμικό Α. Το διανυσματικό δυναμικό περιέχει όλη την απαιτούμενη πληροφορία για τον προσδιορισμό των μεγεθών που περιγράφουν το πεδίο.

Η μαγνητική επαγωγή προκύπτει από το διανυσματικό δυναμικό σύμφωνα με τη σχέση:

(3.1)

Η σχέση μεταξύ της μαγνητικής επαγωγής Β και της έντασης του μαγνητικού πεδίου Η περιγράφεται από την

(3.2)

## 3.1.1    Υπολογισμός δύναμης, ροπής, απωλειών

Γνωρίζοντας τα μεγέθη που περιγράφουν το μαγνητικό πεδίο, προκύπτουν τα μεγέθη που είναι κρίσιμα για την συμπεριφορά της μηχανής. Εδώ δίνονται οι σχέσεις βάση των οποίων, υπολογίζονται οι δυνάμεις, οι απώλειες και η ροπή.

α)Για τον υπολογισμό των δυνάμεων, οι σχέσεις που χρησιμοποιούνται είναι:

Για την ακτινική συνιστώσα :

(3.3)

και η εφαπτομενική συνιστώσα :

(3.4)

Όπου είναι η κάθετη και η εφαπτομενική συνιστώσα της μαγνητικής επαγωγής στο διάκενο και η ολοκλήρωση υπολογίζεται κατά μήκος τόξου στο διάκενο.

β)Οι απώλειες από δινορρεύματα στο δρομέα υπολογίζονται με δύο τρόπους

Από το νόμο του Joule

(Watt)                                                            (3.5)

γ)Η ροπή που ασκείται στο δρομέα, προκύπτει ως το γινόμενο της εφαπτομενικής δύναμης στην εξωτερική ακτίνα του, επί την ακτίνα αυτή

(Ntm)                                                    (3.6)

ή αν είναι γνωστές οι απώλειες, σύμφωνα με τη σχέση

(3.7)

όπου s είναι η ολίσθηση και  είναι η σύγχρονη γωνιακή ταχύτητα.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τις δισδιάστατης ανάλυσης όταν ο δρομέας κατασκευάζεται από σίδηρο και όταν κατασκευάζεται από χαλκό. Η ανάλυση γίνεται για την συχνότητα των 50 Hz, ενώ παρουσιάζονται και τα αριθμητικά αποτελέσματα που προκύπτουν για την επίλυση του μοντέλου σε διάφορες συχνότητες.

Για την επίλυση του μοντέλου χρησιμοποιείται ο επιλύτης TH2D. Το πρόβλημα είναι μιγαδικό, μη γραμμικό και σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται στο υποπρόγραμμα POST2D του MagNet. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται είτε με την μορφή απεικονίσεων στο επίπεδο της γεωμετρίας π.χ. μαγνητικό πεδίο, είτε σαν γραφικές παραστάσεις π.χ. μεταβολή κατά μήκος τόξου του Βn, είτε αριθμητικά, π.χ. δύναμη.

## 3.1.1.α    Δρομέας από σίδηρο

Για την κατασκευή δρομέα από σίδηρο, από τη  βιβλιοθήκη υλικών  του MagNet χρησιμοποιείται το γραμμικό υλικό IRCO με μαγνητική διαπερατότητα  και  αγωγιμότητα S/m

Η κατανομή του διανυσματικού δυναμικού στο επίπεδο φαίνεται στα σχήματα που ακολουθούν

Σχήμα 3.5: Μαγνητικό πεδίο για δρομέα από σίδηρο και συχνότητα 50 Hz(χρονική στιγμή μεγίστου ρεύματος)

Σχήμα 3.6: Μαγνητικό πεδίο για δρομέα από σίδηρο και συχνότητα 50 Hz (χρονική στιγμή ελαχίστου ρεύματος)

Από τις απεικονίσεις του πεδίου φαίνεται η σημασία που έχει το επιδερμικό φαινόμενο. Το πεδίο, όπως αναμένεται, περιορίζεται σε μικρό βάθος στο δρομέα.

Στο σχήμα 3.7 απεικονίζεται η μεταβολή του μέτρου της κάθετης συνιστώσας της μαγνητικής επαγωγής  κατά μήκος τόξου στο μέσο του διακένου.

Σχήμα 3.7: Μεταβολή της μαγνητικής επαγωγής Βn ανά πόλο, για δρομέα από σίδηρο κατά μήκος τόξου στο μέσον του διάκενο για τη συχνότητα των 50 Hz

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε το μέτρο της ακτινικής μαγνητικής επαγωγής μειώνεται σημαντικά απέναντι από τις αύλακες του στάτη, διότι σε αυτά τα σημεία αυξάνει η μαγνητική αντίσταση.

Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται η μεταβολή της εφαπτομενικής μαγνητικής επαγωγής  κατά μήκος τόξου στο μέσο του διακένου για ένα πόλο.

Σχήμα 3.8: Μεταβολή της μαγνητικής επαγωγής Βt για δρομέα από σίδηρο κατά μήκος τόξου στο μέσον του διάκενο για ένα πόλο και συχνότητα 50 Hz

Σύμφωνα με τις σχέσεις 3.1-3.7 υπολογίστηκαν οι δυνάμεις, εφαπτομενική και ακτινική, οι απώλειες σιδήρου και η ροπή στο διάκενο. Τα μεγέθη αυτά αναφέρονται στο ένα πόλο και σε ενεργό μήκος μηχανής 1m.

Nt ανά πόλο και μέτρο μήκους μηχανής

Nt ανά πόλο και μέτρο μήκους μηχανής

Watts ανά πόλο και μέτρο μήκους μηχανής

Ntm ανά πόλο και μέτρο μήκους μηχανής

Τα αποτελέσματα για τις απώλειες και τη ροπή επιβεβαιώθηκαν με δύο τρόπους υπολογισμού.

Για διάφορες συχνότητες, δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα προβλήματα. Στα επόμενα σχήματα φαίνεται η κατανομή του μαγνητικού πεδίου για τη συχνότητα των 5 Hz.

Σχήμα 3.9: Μαγνητικό πεδίο για δρομέα από σίδηρο και συχνότητα 5 Hz (χρονική στιγμή μεγίστου ρεύματος)

Σχήμα 3.10: Μαγνητικό πεδίο για δρομέα από σίδηρο και συχνότητα 5 Hz (χρονική στιγμή ελαχίστου ρεύματος)

Το επιδερμικό φαινόμενο εδώ εκτείνεται σε μεγαλύτερο βάθος σε σχέση με αυτό που προκύπτει στη συχνότητα των 50 Hz. Αυτό εξηγείται με βάση τη σχέση που μας δίνει το βάθος του επιδερμικού φαινομένου.

(3.8)

Παρατηρούμε ότι το δ μεταβάλλεται αντίστροφος ανάλογα με την τετραγωνική ρίζα του χρόνου και γι’ αυτό στην περίπτωση συχνότητας 5 Hz το πεδίο εκτείνεται σε μεγαλύτερο βάθος.

Τα αποτελέσματα της δισδιάστατης ανάλυσης, αναφέρονται ανά πόλο και μέτρο μήκους μηχανής. Η αναγωγή στο πρόβλημα αναφοράς της 24-πολικής μηχανής γίνεται πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό των πόλων. Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα αναγόμενα σε 24 πόλους αριθμητικά αποτελέσματα, για διάφορες συχνότητες ολίσθησης του δρομέα από σίδηρο.

| f (Hz) | (Nt/m) | (Nt/m) | P (W/m) | T (Nt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86,8764 | 57915,6 | 4,853256 | 9,269036 |
| 5 | 213,988 | 56882,1 | 67,79544 | 25,89595 |
| 10 | 299,973 | 56136,9 | 194,8442 | 37,21251 |
| 25 | 453,864 | 54640,5 | 761,8992 | 58,20481 |
| 35 | 529,154 | 53886,9 | 1247,815 | 68,09004 |
| 50 | 619,552 | 52956,2 | 2096,81 | 80,09226 |

#### Πίνακας 3.1: Αριθμητικά αποτελέσματα για δρομέα από σίδηρο ( ανά  μέτρο μήκους μηχανής)

Στο σχήμα 3.11 παρουσιάζεται η καμπύλη ροπής ανά μέτρο μήκους μηχανής σε συνάρτηση με τη ταχύτητα περιστροφής του δρομέα. Η συνολική ροπή προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την ροπή ανά πόλο με τον αριθμό των πόλων.

Σχήμα 3.11: Χαρακτηριστική ροπής ανά μέτρο μήκους μαγνητικού κυκλώματος μηχανής για δρομέα από σίδηρο

Από τα αριθμητικά αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι με την αύξηση της συχνότητας η εφαπτομενική δύναμη αυξάνει, άρα και η ροπή, καθώς και οι απώλειες στο δρομέα λόγω δινορρευμάτων.

3.1.1.β    Δρομέας από χαλκό

Το δεύτερο πρόβλημα ορίστηκε για δρομέα από χαλκό σε συχνότητα 50 Hz. Από τη βιβλιοθήκη υλικών του MagNet, επιλέγεται Cu με μαγνητική διαπερατότητα και αγωγιμότητα S/m.

Το πρόβλημα είναι μιγαδικό μη γραμμικό σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Η επίλυση γίνεται με τον επιλύτη ΤΗ2D. Η λύση προσδιορίζεται από το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό Α.

Στα επόμενα σχήματα δίνεται η απεικόνιση της κατανομής του μαγνητικού πεδίου στο επίπεδο της γεωμετρίας.

Σχήμα 3.11: Μαγνητικό πεδίο για δρομέα από χαλκό και συχνότητα 50 Hz (χρονική στιγμή μέγιστου ρεύματος)

Σχήμα 3.12: Μαγνητικό πεδίο για δρομέα από χαλκό και συχνότητα 50 Hz (χρονική στιγμή ελαχίστου ρεύματος)

Το επιδερμικό φαινόμενο σε αυτή τη περίπτωση εκτείνεται σε μεγαλύτερο βάθος στο δρομέα.

Στα σχήματα 3.13 και 3.14 απεικονίζονται αντίστοιχα, η μεταβολή των μέτρων της ακτινικής και της εφαπτομενικής μαγνητικής επαγωγής,  κατά μήκος τόξου στο μέσο του διακένου.

Σχήμα 3.14: Μεταβολή της μαγνητικής επαγωγής Βt ανά πόλο, για δρομέα από χαλκό κατά μήκος τόξου στο μέσον του διάκενο για τη συχνότητα των 50 Hz

Από τη σύγκριση με τα διαγράμματα των σχημάτων 3.7 και 3.8, διαπιστώνουμε ότι η ακτινική μαγνητική επαγωγή για το χαλκό, είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτή για σίδηρο, σε αντίθεση με την εφαπτομενική μαγνητική επαγωγή όπου έχουν περίπου την ίδια συμπεριφορά.

Ο υπολογισμούς των υπολοίπων μεγεθών του μαγνητικού κυκλώματος γίνεται με χρήση των σχέσεων 3.1-36 που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Nt

Nt

Watt

Ntm

όπου τα μεγέθη αναφέρονται ανά πόλο και ανά μέτρο μήκους μηχανής.

Για την επίλυση του μοντέλου με δρομέα από χαλκό, σε συχνότητα των 5 Hz, απεικονίζεται το μαγνητικό πεδίο.

Σχήμα 3.15: Μαγνητικό πεδίο για δρομέα από χαλκό και συχνότητα 5 Hz (χρονική στιγμή μεγίστου ρεύματος)

Σχήμα 3.16: Μαγνητικό πεδίο για δρομέα από χαλκό και συχνότητα 5 Hz (χρονική στιγμή ελαχίστου ρεύματος)

Σε σύγκριση με το πεδίο στη συχνότητα των 50 Hz το επιδερμικό φαινόμενο για τη συχνότητα των 5 Hz εκτείνεται σε μεγαλύτερο βάθος.

Ο πίνακας 3.2, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα τις επεξεργασίας των αριθμητικών λύσεων για δρομέα από χαλκό σε διάφορες συχνότητες. Για τα μεγέθη του πίνακα έχει γίνει αναγωγή σε 24 πόλους.

Πίνακας 3.2: Αριθμητικά αποτελέσματα για δρομέα από χαλκό( ανά μέτρο μήκους μηχανής)

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα από κάποια συχνότητα και μετά η εφαπτομενική δύναμη, άρα και η ροπή, είναι σχεδόν σταθερή ενώ οι απώλειες αυξάνουν. Από τον πίνακα Π3.2 προκύπτει η μεταβολή της συνολικής ροπής ανά μέτρο μήκους μηχανής με την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα.

Σχήμα 3.17: Χαρακτηριστική ροπής ανά μέτρο μήκους μαγνητικού κυκλώματος μηχανής για δρομέα από χαλκό

3.2 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σε αυτό το εδάφιο παρουσιάζεται η τρισδιάστατη αναπαράσταση του προβλήματος αναφοράς. Εδώ η αναπαράσταση γίνεται για δύο πόλους της μηχανής. Για τη γεωμετρία φτιάχνεται αρχικά το σχεδιάγραμμα του βασικού επιπέδου της γεωμετρίας, όμοιο με αυτό τις δισδιάστατης αναπαράστασης. Αντίγραφα του επιπέδου αυτού, κατάλληλα τροποποιημένα, τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, ώστε να δημιουργηθεί η τρισδιάστατη αναπαράσταση.

Για το πρόβλημα αναφοράς ορίζεται το ενεργό μήκος της μηχανής ίσο με 35mm. Στη τρισδιάστατη αναπαράσταση, λόγω συμμετρίας, ο σχεδιασμός της γεωμετρίας έγινε θεωρώντας ενεργό μήκος μηχανής 17.5 mm, δηλαδή μισή μηχανή.

Στην τρισδιάστατη αναπαράσταση απαιτείται και ο σχεδιασμό των πηνίων στις αύλακες του στάτη. Τα πηνία σχεδιάζονται ξεχωριστά πριν τοποθετηθούν στη θέση τους στην γεωμετρία του μοντέλου.

Για την κατασκευή του πλέγματος των πεπερασμένων στοιχείων ορίζονται στα διαστήματα μεταξύ των αντιγράφων, επίπεδα-φέτες για τη δημιουργία πυκνότερου πλέγματος. Η αναπαράσταση της γεωμετρίας και του πλέγματος από το πρόγραμμα γραφικών του MagNet, φαίνεται στο σχήμα 3.18 που ακολουθεί ενώ στο σχήμα 3.19  απεικονίζεται η γεωμετρία του στάτη στις τρεις διαστάσεις..

Σχήμα 3.18: Τρισδιάστατη αναπαράσταση γεωμετρίας και πλέγματος του προβλήματος αναφοράς

Σχήμα 3.19: Αναπαράσταση του στάτη του προβλήματος αναφοράς στις τρεις διαστάσεις, (περιστροφή 5ο )

Ακολουθεί ο ορισμός των παραμέτρων του προβλήματος. Καθορίζονται τα υλικά οι πυκνότητες ρεύματος η συχνότητα του προβλήματος. Επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης μη γραμμικών προβλημάτων, στο στάτη θεωρείται ακόρεστος και χωρίς αγωγιμότητα σίδηρος MU3, με μαγνητική διαπερατότητα  μ=1000μ0, ενώ στο δρομέα  θεωρούνται υλικά όπως στην δισδιάστατη ανάλυση.

Η επίλυση του μοντέλου γίνεται με τον επιλύτη TH3D. Η λύση στη τρισδιάστατη έκδοση δεν δίνεται ως το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό όπως στη δισδιάστατη. Η λύση προσδιορίζεται σε επίπεδα (slices) και για μέγεθος (B,H,J) που ορίζονται από το χρήστη. Η επίλυση έγινε για τα δύο υλικά που ορίζει το πρόβλημα αναφοράς και για τις συχνότητες των 50 και 5 Hz.

Εδώ η παρουσίαση της λύσης γίνεται στα επίπεδα x-y επίπεδο στη θέση z=0, σε  x-y επίπεδο στη θέση z=0,0165m και σε x- z επίπεδο στη θέση y=0. Στα δύο πρώτα επίπεδα η επίλυση γίνεται για την μαγνητική επαγωγή Β, ενώ στο τρίτο επίπεδο εξετάζεται η πυκνότητα ρεύματος J.

## 3.2.α    Δρομέας από σίδηρο

Στα σχήματα 3.20, 3.21 απεικονίζεται το Β για  τα δύο πρώτα επίπεδα.

Σχήμα 3.20: Μαγνητική επαγωγή Β για δρομέα από σίδηρο σε συχνότητα 50 Hz στο επίπεδο x-y στη θέση z=0

Σχήμα 3.21: Μαγνητική επαγωγή Β για δρομέα από σίδηρο σε συχνότητα 50 Hz στο επίπεδο x-y στη θέση z=16,5mm

Από τις απεικονίσεις φαίνεται ότι στο x-y επίπεδο στη  θέση z=0 το πεδίο έχει μεγαλύτερη μαγνητική επαγωγή από ότι στη θέση z=0.0165m.

Το επόμενο σχήμα αναφέρεται σε συχνότητα 5 Hz και σε σύγκριση με το σχήμα 3.20 για την συχνότητα των 50 Hz, η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι σαφώς μικρότερη στο δρομέα, ενώ το βάθος διείσδυσης μεγαλύτερο.

Σχήμα 3.22: Μαγνητική επαγωγή Β για δρομέα από σίδηρο σε συχνότητα 5 Hz στο επίπεδο x-y στη θέση z=0

Στα επόμενα δύο σχήματα φαίνεται η επαγόμενη στο δρομέα πυκνότητα ρεύματος J για συχνότητες 50 και 5 Hz.

Σχήμα 3.23: Πυκνότητα ρεύματος J για δρομέα από σίδηρο σε συχνότητα 50 Hz στο επίπεδο x-y στη θέση z=0

Σχήμα 3.24: Πυκνότητα ρεύματος J για δρομέα από σίδηρο σε συχνότητα 5 Hz στο επίπεδο x-y στη θέση z=0

Απ’ όπου παρατηρείται ότι τα επαγόμενα ρεύματα στο δρομέα είναι μεγαλύτερα για συχνότητα  50 Hz και το βάθος διείσδυσης είναι μεγαλύτερο για τη συχνότητα των 5 Hz.

## 3.2.β    Δρομέας από χαλκό

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται στα ίδια επίπεδα που έγινε και για το δρομέα από σίδηρο. Για τη συχνότητα των 50 Hz η μαγνητική επαγωγή φαίνεται στα σχήματα:

Σχήμα 3.25: Μαγνητική επαγωγή Β για δρομέα από χαλκό σε συχνότητα 50 Hz στο επίπεδο x-y στη θέση z=0

Σχήμα 3.26: Μαγνητική επαγωγή Β για δρομέα από χαλκό σε συχνότητα 50 Hz στο επίπεδο x-y στη θέση z=0.0165m

Η μαγνητική επαγωγή προκύπτει μεγαλύτερη για το επίπεδο στη θέση z=0 όπως επίσης μεγαλύτερη προκύπτει και σε σύγκριση με το επόμενο σχήμα το όποίο αναφέρεται σε συχνότητα  5 Hz.

Σχήμα 3.27: Μαγνητική επαγωγή Β για δρομέα από χαλκό σε συχνότητα 5 Hz στο επίπεδο x-y στη θέση z=0

Η επαγόμενη πυκνότητα ρεύματος J, για τις δύο συχνότητες στο θέση z=0 για δρομέα από χαλκό φαίνεται στα σχήματα

Σχήμα 3.28: Πυκνότητα ρεύματος J για δρομέα από χαλκό σε συχνότητα 50 Hz στο επίπεδο x-y στη θέση z=0

Σχήμα 3.29: Πυκνότητα ρεύματος J για δρομέα από χαλκό σε συχνότητα 5 Hz στο επίπεδο x-y στη θέση z=0

Τα συμπεράσματα για τα επαγόμενα δινορρεύματα και για τα επιδερμικό φαινόμενο στο δρομέα από χαλκό είναι αντίστοιχα με αυτά για το δρομέα από σίδηρο. Μεγαλύτερα ρεύματα επάγονται για συχνότητα 50 Hz, ενώ το βάθος διείσδυσης είναι μεγαλύτερο για 5 Hz.

### 3.2.γ    Υπολογισμός απωλειών-δύναμης ροπής

Οι απώλειες σιδήρου υπολογίζονται από τον επιλύτη. Με χρήση των παρακάτω σχέσεων, από τις απώλειες υπολογίζονται η ροπή και η εφαπτομενική δύναμη. Όλα τα μεγέθη είναι υπολογίζονται για δύο πόλους της μηχανής. Η αναγωγή των μεγεθών, σε ολόκληρη την 24-πολική μηχανή γίνεται πολλαπλασιάζοντας με το Ρ/2

Η  ροπή στο δρομέα υπολογίζεται από την σχέση:

Ntm                    (3.9)

Η εφαπτομενική δύναμη στο δρομέα προκύπτει από την ροπή σύμφωνα με τη σχέση

Nt

όπου   η ακτίνα του δρομέα.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζονται στους πίνακες 3.3 και 3.4 αντίστοιχα για κάθε ένα από τα υλικά κατασκευής. Για τα μεγέθη στους πίνακες έχει γίνει η αναγωγή σε ολόκληρη τη μηχανή.

Πίνακας 3.3: Αριθμητικά αποτελέσματα για δρομέα από σίδηρο

Πίνακας 3.4: Αριθμητικά αποτελέσματα για δρομέα από χαλκό

  - Συμπεράσματα

3.3.1    Σύγκριση σιδήρου - χαλκού στις δύο διαστάσεις

α) Στο χαλκό σε σχέση με το σίδηρο το βάθος διείσδυσης είναι μεγαλύτερο. Το βάθος διείσδυσης δίνεται από τη σχέση  .

Ο χαλκός έχει 1000 φορές μικρότερη μαγνητική διαπερατότητα και έτσι αν και έχει μεγαλύτερη αγωγιμότητα, το βάθος διείσδυσης  προκύπτει μεγαλύτερο από του σιδήρου.

β) Η κάθετη μαγνητική επαγωγή  για το δρομέα από σίδηρο είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή του χαλκού  σε αντίθεση με την εφαπτομενική μαγνητική επαγωγή  , για την οποία τα δύο υλικά παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά.

γ) οι δυνάμεις ακτινική και εφαπτομενική υπολογίζονται από τις σχέσεις:

η ακτινική δύναμη

Έτσι η ακτινική δύναμη για δρομέα από σίδηρο (Π 1.1) θα είναι κατά πολλή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για το δρομέα από χαλκό.

Για την εφαπτομενική δύναμη είναι

Επομένως και η εφαπτομενική δύναμη θα είναι αρκετά μεγαλύτερη.

Η εφαπτομενική δύναμη σχετίζεται με την ροπή σύμφωνα με την και κατά συνέπεια στο δρομέα από σίδηρο προκύπτει μεγαλύτερη ροπή και μεγαλύτερες απώλειες.

3.3.2    Σύγκριση δισδιάστατης και τρισδιάστατης αναπαράστασης

Η σύγκριση γίνεται για τις απώλειες για τα δύο υλικά κατασκευής του δρομέα και τις συχνότητες των 50 και 5 Hz. Τα αποτελέσματα της δισδιάστατης αναπαράστασης υπολογίστηκαν ανά μέτρο μήκους μηχανής. Η αναγωγή γίνεται πολλαπλασιάζοντας με 0.0175m που είναι το ενεργό μήκος της μηχανής όπως θεωρήθηκε στη τρισδιάστατη αναπαράσταση. Έτσι προκύπτει ο παρακάτω πίνακας.

| Συχνότητα δινορρευμάτων f(Hz) | Απώλειες για δρομέα από σίδηρο (Watt) | Απώλειες για δρομέα από χαλκό (Watt) |
| --- | --- | --- |
|  | Δισδιάστατη αναπαράσταση | Τρισδιάστατη αναπαράσταση | Δισδιάστατη αναπαράσταση | Τρισδιάστατη αναπαράσταση |
| 50 | 36,6941 | 37,73856 | 22,61364 | 17,96148 |
| 5 | 1,18942 | 1,36489 | 0,633007 | 0,35498 |

Σχήμα 5.5:   Σύγκριση δισδιάστατης και τρισδιάστατης αναπαράστασης

Από τη σύγκριση προκύπτει αρκετά καλή προσέγγιση για την περίπτωση του δρομέα από σίδηρο, ειδικά για την συχνότητα των 50 Hz.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναλύθηκαν φαινόμενα ηλεκτρομαγνητικής πέδησης μέσω δινορρευμάτων. Συγκεκριμένα έγινε η βασική διαστασιολόγηση 24-πολικής πέδης δινορρευμάτων για χρήση εφαρμογών πέδησης ανεμογεννητριών εξετάζοντας εναλλακτικά τις περιπτώσεις συμπαγούς δρομέα από χαλκό και σίδηρο.

Κατ’ αρχήν διατυπώθηκε το απλουστευμένο πρόβλημα ημιτονοειδούς διεγέρσεως και αναπτύχθηκε η αναλυτική του λύση και στη συνέχεια μοντελοποιήθηκε με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων προκειμένου να διερευνηθούν οι επιπτώσεις του πλέγματος στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Τέλος διερευνήθηκε αριθμητικά η συμπεριφορά μηχανής με δεδομένη γεωμετρία στάτη και δρομέα τόσο από συμπαγή σίδηρο όσο και από χαλκό θεωρώντας γεωμετρία δύο και τριών διαστάσεων.

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η δισδιάστατη προσέγγιση είναι επαρκής για την αρχική διαστασιολόγηση της ηλεκτρομαγνητικής πέδης (3% σφάλμα στον υπολογισμό των απωλειών για τον δρομέα από συμπαγή σίδηρο στη συχνότητα των 50Hz, 26% για δρομέα από χαλκό) αλλά η τελική σχεδίαση απαιτεί τρισδιάστατη αναπαράσταση ιδίως στη περίπτωση του δρομέα από χαλκό.

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Α., ¨Ηλεκτρικές Μηχανές – Μόνιμη Κατάσταση¨, Μέρος Β΄, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1991.

- ΜΑΝΙΑΣ Σ. Ν. – ΚΑΛΕΤΣΑΝΟΣ Α., ¨Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά¨, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα 2001.

- ΒΟΥΡΝΑΣ Κ. – ΚΟΝΤΑΞΗΣ Γ., ¨Εισαγωγή στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας¨, Αθήνα 1999.

- CHARI M. V. K. – SILVESTER P. P., ¨Finite Elements in Electrical and Magnetic Field Problems¨, John Wiley & Sons, 1980.

- PAIN H. J., ¨Φυσική των Ταλαντώσεων και των Κυμάτων¨, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1993.

- ΚΛΑΔΑΣ Α. Γ. – ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Α., ¨Εddy currents modeloing in solid iron by using analytic elements¨, IEEE Trans. On Magnetic, Vol. MAG-30, no 5, pp.3040-3043, 1994.

- Salon s. – Burow D. – Slavik C. – Bushman R. – DeBortoli M., ¨Comparsion of Pulsating Torques in Induction Motors by Analytical and Finite Element Methods¨, IEEE Trans. On Magnetics, Vol. 31, No 3, May 1995.

# Text boxes

r2

υλικό 1           r1

σ1,ν1