ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ xDSL ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ADSL

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΝΤΟΒΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Καθηγητής Ε.Μ.Π

ΑΘΗΝΑ 2003

Copyright© ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΝΤΟΒΑΣ, 2003

Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τους συγγραφείς. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τους συγγραφείς και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

‘Η διπλωματική αυτή                                                    ‘Η διπλωματική αυτή είναι

είναι αφιερωμένη	αφιερωμένη στους γονείς μου,

στους γονείς μου’	στους φίλους μου και στον

Γιώργος	αδερφό μου Γιώργο’

Θοδωρής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη διπλωματική  αυτή εργασία ασχολούμαστε διεξοδικά με την ανάλυση των αρχών λειτουργίας των κυριοτέρων τεχνολογιών DSL.

Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται το φυσικό μέσο πάνω στο οποίο λειτουργούν τα συστήματα DSL.

Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθεται και αναλύεται η αρχιτεκτονική ενός δικτύου DSL, καθώς και κάθε τμήματος αυτού ξεχωριστά. Επίσης περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία καθενός από αυτά.

Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται οι συμμετρικές τεχνολογίες DSL. Περιγράφονται οι κυριότερες εξ’ αυτών και γίνεται αναφορά στις εφαρμογές τους καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι δύο κύριες ασύμμετρες τεχνολογίες DSL, η ADSL και η VDSL. Επίσης γίνεται μια εκτενής αναφορά στην κωδικοποίηση που χρησιμοποιούν και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή τους στην πράξη.

Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται μια γενική αναφορά σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικότερα τα συστήματα DSL σε σχέση με το θόρυβο. Επίσης αναλύονται διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα DSL συστήματα κατά την εφαρμογή τους. Τέλος παρουσιάζονται και κάποιες διατάξεις μέτρησης των επιδράσεων των θορύβων.

Τέλος στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται το πειραματικό μέρος της διπλωματικής με τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτών που διεξήχθησαν σε σύστημα ADSL. Στα συστήματα αυτά έγιναν μετρήσεις τόσο με προσομοιωτή όσο και πάνω σε φυσική γραμμή. Αντί επιλόγου παρατίθεται ένα κομμάτι που αναφέρεται στους προβληματισμούς της αγοράς σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων DSL στην πράξη. Κλείνοντας την σύντομη αυτή εισαγωγή να αναφέρουμε ότι ήδη εδώ και περίπου ένα εξάμηνο η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται στην Ελλάδα σε πρώιμο έστω στάδιο, γεγονός που τονίζει τη σπουδαιότητα αυτής της διπλωματικής εργασίας.

ABSTRACT

In this thesis the principles of the DSL technologies are being thoroughly analyzed.

In chapter 2 the physical layer on which DSL systems function is being described.

In chapter 3 the architectural structure of a DSL network is being mentioned and analyzed as well as the structure of its every component. The function of every component is also being described in detail.

In chapter 4 the symmetrical DSL technologies are being analyzed. The most significant are being described and its applications and the main problems they face are being mentioned.

In chapter 5 the two main assymetrical DSL technologies, ADSL and VDSL technologies, are being analyzed in the same way. A detailed reference of the modulation they use and of the problems they face in practice is also being made.

In chapter 6 a general reference to problems that DSL systems face in regard to noise is being made. Some problems that DSL systems face in practice are also being analyzed. In the end some devices measuring the effect of noise are being described.

Finally in chapter 7 the experimental part of the thesis with the measurements and the results of the processing of those curried out on DSL systems is being presented. The measurements of the DSL systems were carried out both on simulators and on the physical line. In place of the conclusion are presented the speculations of the market regarding the application of DSL systems in practice.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ …………………………………………………………………...……4

ABSTRACT…………………………………………………………………………5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ……………………………………………………………...6

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………10

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ……………………………..16

2.1-Μέσο διάδοσης…………………………………………………………....……17

2.2-Φυσικά χαρακτηριστικά της DLL………………………………………………17

2.3-Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της DLL………………………………..…………18

2.4-Μη γραμμική μεταβολή χαρακτηριστικών στο πεδίο της συχνότητας…………19

2.5-Χαρακτηριστικά Crosstalk (NEXT-FEXT)….…………………………………19

2.6-Ελάχιστες απαιτήσεις της DLL για xDSL εφαρμογές………………………….19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - DSL NETWORK…………………………………………...20

3.1-Εισαγωγή .…………….....………………………………………………………20

3.2-DSL Modem-Remote …………………...……………………………..………21

3.3-xDSL Splitter…………………………………………………...………………22

3.4-Network Termination (NT) ……………………………………………………23

3.5-Transmission Line ………………………………………………………..……24

3.6-DSL Modem-Central Office……………………………………………………24

3.7-DSLAM……………………………………………………………...…………25

3.8-Network Routing and Switching Equipment……...……………………………26

3.9-Δρομολογητές …………..………………………………………………………27

3.10-ΑΤΜ Switch……………………………………………………………………27

3.11-Network Management………………………………………………………28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 - ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ DSL………….……29

4.1-Λόγος ανάπτυξης των συμμετρικών DSL συστημάτων………………………29

4.2-Συμμετρικές  DSL τεχνολογίες. …………………………………….…………30

4.3-HDSL (High-bit-rate Digital Subscriner Line) …………………..…………31

4.4-SHDSL (Single pair HDSL) …………………………………………...………33

## 4.4.1-Γενικές διαφορές HDSL και SHDSL………………………………………37

4.4.2-Αρχιτεκτονική δικτύου SHDSL-DSL και εφαρμογές. ……………………39

## 4.4.3-Εφαρμογές…………………………………………………….……………41

4.5-Προβλήματα των συμμετρικών γραμμών DSL…………………………………42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5--ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  DSL……………… 45

5.1-ADSL………………………………………………………...…………………45

5.1.1-Εισαγωγή……………………………………………………………………45

5.1.2-Ασύμμετρη Μετάδοση……………………………………………………46

5.1.3-ADSL modems…………………………………………………………..…47

5.1.4-Εξοπλισμός ………………………………………………………………49

5.1.5-Λειτουργία του συστήματος ADSL……………………………………...…51

5.1.5.1-Διαμόρφωση CAP………………………………………………………52

5.1.5.2-Κωδικοποίηση  DMT…………………………………………………53

5.1.5.3-Διαμόρφωση QAM…………………………………………………….…55

5.1.6-Υπηρεσίες που προσφέρονται από το σύστημα ADS………………….…57

5.1.7-Τεχνολογίες  παρόμοιες με την ADSL ……………………………………58

5.1.8-Κατάσταση αγοράς της τεχνολογίας ADSL………………………………59

5.1.9-Προβλήματα της τεχνολογίας ADSL . ……………………………………60

5.1.9.1-Η ανεύρεση των επαγωγικών φορτίων……………………………….…60

5.1.9.2-Μέτρηση του μήκους της γραμμής……………………………………61

5.1.9.3-Η ανεύρεση bridged taps…………………………………………………61

5.1.9.4-Μέτρηση του θορύβου……………………………………………….…61

5.2-VDSL……………………………………………………………………….…61

5.2.1-Εισαγωγή…………………………………………………………...………61

5.2.2-VDSL: απαιτήσεις και ταχύτητες ……………………………………..……63

5.2.3-Είδη VDSL…………………………………………………………………66

5.2.3.1-Ασύμμετρες VDSL. ……………………………………………………66

5.2.3.2-Συμμετρικές VDSL………………………………………………………68

5.2.4-Υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα συστήματα VD…………………………69

5.2.5-Κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί η VDSL τεχνολογία……………….……71

5.2.5.1-Χρήση QAM για VDSL. …………………………………………….…72

5.2.5.2-Χρήση της DMT για VDSL……………………………………………72

5.2.6-Υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα συστήματα VDSL………………….……73

5.2.7-Τρόποι υλοποίησης των VDSL………………………………………….…73

5.2.8-Έλεγχοι και προβλήματα κατά την εφαρμογή των VDSL…………………75

5.2.8.1-Eπαγωγικά φορτία των γραμμών……………………………………..…75

5.2.8.2-Mήκος της γραμμής του βρόχου………………………………………76

5.2.8.3-Βridged taps……………………………………………………..………76

5.2.8.4-Παρενόχληση……………………………………………………………76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - DSL TESTING – ΘΟΡΥΒΟΣ……………………...………77

6.1-Εισαγωγή……………………………………………………………….………77

6.2-Επαγωγικά φορτία………………………………………………………………83

6.3-Μέτρηση του μήκους του βρόχου. ………………………………………….…86

6,4-Ανίχνευση brigde tap……………………………………………………………88

6.5-Διαφωνία (Crosstalk) …………………………………………………………89

6.6-Τεστ ισορροπίας του κυκλώματος και ατέλειες στα υλικά……………….……91

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Μετρήσεις ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων με χρήση ADSL σε φυσικό επίπεδο…………………………..………………………....………………………..94

7.1-Εισαγωγή………………………………………………………………………94

7.2-Περιγραφή των μετρήσεων……………………………………………………96

7.3-Γενικά αποτελέσματα των μετρήσεων…………………………………………101

7.3.1-Εισαγωγή……………………………………………………………………101

7.3.2-ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ……………………………………………………………102

7.3.2.1- POTS FAST MODE- SIMULATOR…………………………………..102

7.3.2.2- POTS INTERLEAVED MODE- SIMULATOR………………………103

7.3.2.3- POTS FAST MODE- ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,4mm………………104

7.3.2.4- POTS INTERLEAVED MODE ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,4m…….……105

7.3.2.5- ISDN  FAST MODE SIMULATOR……………………………….…106

7.3.2.6- ISDN  INTERLEAVED MODE SIMULATOR…………….......……107

7.3.2.7- ISDN  FAST MODE   ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,4mm…………………108

7.3.2.8- ISDN INTERLEAVED MODE  ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,4mm………109

7.3.2.9- G.lite INTERLEAVED SIMULATOR…………………………110

7.3.2.10-G.lite INTERLEAVED  ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,4mm…………..……111

7.3.2.11- POTS FAST MODE  ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,6mm……….112

7.3.3-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ……………………….…113

7.3.3.1-Εισαγωγή………………………………………………………………113

7.3.3.2-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ POTS FAST MODE…………………………………..114

7.3.3.3-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ POTS INTERLEAVED MODE………………………117

7.3.3.4-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ISDN FAST MODE…………………………………..120

7.3.3.5-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ISDN INTERLEAVED MODE………………………123

7.3.3.6-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ G.lite……………………………………………..……126

7.3.4-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ…………………129

7.3.4.1-Εισαγωγή………………………………………………………………129

7.3.4.2.1-POTS FAST SIMULATOR………………………………………130

7.3.4.2.2-POTS FAST SIMULATOR…………………………….…………132

7.3.4.3.1-POTS INTERLEAVED SIMULATOR……………………………134

7.3.4.3.2POTS INTERLEAVED SIMULATOR……………………………136

7.3.4.4.1-ISDN FAST SIMULATOR………………………………….……138

7.3.4.4.2-ISDN FAST SIMULATOR…………………………………….…140

7.3.4.5.1-ISDN INTERLEAVED SIMULATOR………………………...…142

7.3.4.5.2-ISDN INTERLEAVED SIMULATOR………………………...…144

7.3.4.6.1-G.lite INTERLEAVED SIMULATOR……………………………146

7.3.4.6.2-G.lite INTERLEAVED SIMULATOR……………………………148

7.3.4.7.1-POTS FAST PHYSICAL LINE 0,4 mm……………………….…150

7.3.4.7.2-POTS FAST PHYSICAL LINE 0,4 m…………………………152

7.3.4.8.1-POTS INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 mm………………154

7.3.4.8.2-POTS INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 ……………….…156

7.3.4.9.1-ISDN FAST PHYSICAL LINE 0,4 mm……………………….…158

7.3.4.9.2-ISDN FAST PHYSICAL LINE 0,4 mm……………………….…160

7.3.4.10.1ISDN INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 mm………………162

7.3.4.10.2-ISDN INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 m………………164

7.3.4.11.1-G.lite INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 mm………….…166

7.3.4.11.2-G.lite INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 mm………….…168

7.3.4.12.1-POTS FAST PHYSICAL LINE 0,6 mm…………………………170

7.3.4.12.2-POTS FAST PHYSICAL LINE 0,6 mm…………………………172

7.3.5-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………174

# ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ………………………………………………………..……179

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………………………………….……………182

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………186

Α΄

ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέχρι τις αρχές  της δεκαετίας του ΄90 το τηλεφωνικό δίκτυο και όλες οι εφαρμογές που απαιτούσε ο μέσος χρήστης μπορούσαν να ικανοποιηθούν από αυτό χρησιμοποιώντας ένα απλό ζεύγος χάλκινου καλωδίου. Ωστόσο στα τέλη τις δεκαετίας του ΄80 και στις αρχές τις δεκαετίας του ΄90 παρατηρήθηκε η έκρηξη στην χρήση του Ιnternet και στις υπηρεσίες που παρέχει αυτό, καθώς και στον όγκο των δεδομένων που άρχισαν να διακινούνται μέσω αυτού, γεγονός που ανάγκασε τις εταιρίες να αναζητήσουν λύσεις για ευρεία και ταχύρυθμη μεταφορά δεδομένων. Οι  πρώτες ιδέες αφορούσαν στη χρήση μέσων μετάδοσης με μεγαλύτερο εύρος, όπως για παράδειγμα οι οπτικές ίνες.

Η χρήση οπτικών ινών για τις αυξημένες ανάγκες μεταφοράς δεδομένων κρίθηκε αρκετά συμφέρουσα για μεγάλες εταιρίες που είχαν ανάγκη για μεγάλη μεταγωγή δεδομένων ( π.χ μεταφορά δεδομένων από τη μια πόλη σε μια άλλη). Για τις μικρές εταιρίες όμως όπως απίσης και για απλή οικιακή χρήση η χρησιμοποίηση οπτικής ίνας κρίθηκε ασύμφορη και μη απαραίτητη γιατί μόνο ένα μικρό μέρος της χωρητικότητάς της θα χρησιμοποιείτο και το κόστος για τον χρηστή θα ήταν αρκετά μεγάλο σε σχέση με το όφελος που θα είχε από την χρήση της. Επίσης κρίθηκε ότι το κόστος αλλαγής όλων των καλωδίων χαλκού που χρησιμοποιούνταν από οικιακούς χρηστές θα ήταν τεράστιο. Αυτός ήταν και ο κυριότερος λόγος που οδήγησε στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών που θα εφαρμοζόντουσαν στο ήδη υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η πρώτη τεχνολογία που αναπτύχθηκε ήταν οι ISDN (Integrated Services Digital Network) γραμμές, οι όποιες επέτρεπαν την μεταφορά μέχρι 128 kb/sec τιμή που στην αρχή κρίθηκε αρκετά ικανοποιητική.

Οι ISDN γραμμές τέθηκαν σε εφαρμογή στα μέσα τις δεκαετίας του ΄80 αλλά η περαιτέρω ανάπτυξη του Ιnternet και των υπολογιστών και η παροχή υπηρεσιών με όλο και μεγαλύτερο μέγεθος δεδομένων απέδειξε ότι η χρήση των ISDN γραμμών δεν ήταν παρά μια  προσωρινή λύση. Έτσι οι εταιρείες για να ικανοποιήσουν την όλο και αυξανόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ανέπτυξαν την xDSL τεχνολογία (Digital Subscriber Line). Μια εφαρμογή που στηρίχθηκε στην βασική ιδέα της ISDN, δηλαδή παράλληλη χρήση απλών γραμμών μεταφοράς με  modem τα οποία κανονίζουν τον διαμερισμό και την επανασύνθεση των δεδομένων, μόνο που στις xDSL γραμμές γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση του φάσματος που προσφέρει ένα χάλκινο ζεύγος καλωδίων από τις ISDN γραμμές, γι’ αυτό και θεωρούνται ο προγονός των xDSL και στην διεθνή βιβλιογραφία συχνά αναφέρονται σαν IDSL. Το x μπορεί να αντικατασταθεί από διάφορα γράμματα τα οποία καθορίζονται από το αν η γραμμή είναι συμμετρική ή ασύμμετρη και την ταχύτητα μεταφοράς της γραμμής. Πρώτη εφαρμογή των xD.S.L ήταν οι HDSL γραμμές που άρχισαν να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται το 1992 και επέτρεπαν την μεταφορά από 1,5-2 Mb/s και οι SDSL γραμμές οι οποίες έχουν ταχύτητα μεταφοράς κάπου στα 768 kb/s και είναι HDSL πάνω όμως σε ένα μόνο ζεύγος καλωδίων χαλκού.

Οι HDSL γραμμές υποστήριζαν την συμμετρική μετάδοση δεδομένων, δηλαδή η μισή χωρητικότητα της γραμμής χρησιμοποιείται για μεταγωγή δεδομένων προς τον χρηστή (downstream) και η άλλη μισή για μεταγωγή δεδομένων από τον χρηστή προς το δίκτυο (upstream). Αυτό ήταν ασύμφορο για οικιακή χρήση, γιατί οι περισσότεροι χρηστές θέλουν να «κατεβάζουν» περισσότερο από το να «στέλνουν» δεδομένα. Γι’ αυτό στις xDSL γραμμές εφαρμόσθηκαν διάφορες ιδέες που στηρίχθηκαν πάνω στην ιδέα της ασύμμετρης μετάδοσης δεδομένων όπως οι ADSL γραμμές το 1997 οι οποίες επιτυγχάνουν ταχύτητες upstream περίπου μέχρι 640 kbps και downstream τα από 1544 έως 8448 kbps και οι VDSL γραμμές το 1999 οι οποίες έχουν downstream ταχύτητα 13-52Mbps και upstream ταχύτητα  μέχρι 2.3 Mbps. Η εξέλιξη φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω σχήμα.

Ένας απ’ τους βασικούς στόχους των τεχνολογιών DSL είναι η επίτευξη της βέλτιστης χωρητικότητας του συστήματος με το μικρότερο δυνατό κόστος, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως οι λεγόμενες switch bypass, statistical multi-plexing και η βέλτιστη χρήση των χάλκινων τηλεφωνικών καλωδίων που ήδη χρησιμοποιούνται. Βασικό πλεονέκτημα των υπηρεσιών DSL είναι η μείωση του συνολικού φορτίου των συστημάτων voice switching με την κατεύθυνση της κίνησης των δεδομένων μέσω των DSL συστημάτων. Επενδύοντας επομένως στα συστήματα DSL επιτυγχάνεται ουσιαστικά η μείωση της απαιτούμενης επένδυσης σε εξοπλισμό voice switching συστημάτων για το συνολικό δίκτυο, αφού οι μεταφορές δεδομένων που χρησιμοποιούν voice switches επαναδρομολογούνται μέσω συγκεκριμένων «αφοσιωμένων» (dedicated) δικτύων δεδομένων.

Η χωρητικότητα ενός συστήματος μπορεί να μετρηθεί από το κάτα πόσο μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κάθε πελάτης οποτεδήποτε αυτός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του συστήματος. Στα DSL συστήματα η χωρητικότητα καθορίζεται από την επιμέρους χωρητικότητα των καναλιών τοπικών βρόχων, της διασύνδεσης του δικτύου (network interconnection) και από τη χωρητικότητα των συστημάτων με τα οποία συνδέεται ο πελάτης (Internet, Frame Relay κ.α.).

Η συμβολή των τριών αυτών χωρητικοτήτων είναι πολύ σημαντική για τη συνολική χωρητικότητα του συστήματος. Για παράδειγμα, αν ένας παροχέας DSL υπηρεσιών παρέχει διασύνδεση στο Internet χρησιμοποιώντας γραμμή Τ1 1,5Mbps σε 10,000 συνδρομητές που ο καθένας έχει ένα ΑDSL modem, η χωρητικότητα του συστήματος θα είναι αυστηρά περιορισμένη. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται oversubscription. To ίδιο θα συμβεί αν ο παροχέας εξυπηρετεί τον ίδιο αριθμό πελατών μέσω DSLAM που μοιράζονται ένα 10 Base-T σύστημα. Τέλος η χωρητικότητα του συστήματος θα είναι μειωμένη σε περίπτωση που δεν αφαιρεθούν από τις γραμμές του συστήματος τα πηνία φόρτωσης (loading coils) και οι λεγόμενες «γέφυρες» (bridged taps) που υπάρχουν στις παλιές τηλεφωνικές γραμμές.

Οι παροχείς υπηρεσιών προσπαθούν με κάθε τρόπο να ρυθμίσουν τη χωρητικότητα του συστήματος ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς οι απαιτήσεις των πελατών. Χρησιμοποιώντας περιορισμένο αριθμό DSLAMs δεν πετυχαίνουν ικανοποιητικό εύρος ζώνης των καναλιών επικοινωνίας, με αποτελέσμα η εξυπηρέτηση να μην είναι ικανοποιητική. Απ’ την άλλη πλευρά πάλι, χρησιμοποιώντας συστήματα μεγάλης χωρητικότητας αναγκάζουν τον πελάτη να ξοδέψει πολλά λεφτά για αγορά εξοπλισμού, κάτι που κάνει ασύμφορο το συνολικό κόστος του εξοπλισμού του πελάτη (end user cost).

Ο οικονομικός στόχος ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος είναι να εξυπηρετεί ικανοποιητικά όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η ικανότητα αυτή καθορίζεται τις δυνατότητες και τη χωρητικότητα (capacity) του συστήματος. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη χωρητικότητα  του συστήματος είναι ο τύπος χρήσης του (holding time), οι μέθοδοι πολλαπλής πρόσβασης (sharing access methods), η αποτελεσματικότητα των καναλιών μετάδοσης και ο αριθμός των γραμμών που είναι εγκατεστημένες σε κάθε κόμβο του συστήματος.

Στη διπλωματική  αυτή εργασία ασχολούμαστε διεξοδικά με την ανάλυση των αρχών λειτουργίας των κυριοτέρων τεχνολογιών DSL. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται το φυσικό μέσο πάνω στο οποίο λειτουργούν τα συστήματα DSL. Εν συνεχεία στο Κεφάλαιο 3 παρατίθεται και αναλύεται η αρχιτεκτονική ενός δικτύου DSL, καθώς  και κάθε τμήματος αυτού ξεχωριστά. Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται οι συμμετρικές τεχνολογίες DSL. Περιγράφονται οι κυριότερες εξ’ αυτών και γίνεται αναφορά στις  εφαρμογές τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι δύο κύριες ασύμμετρες τεχνολογίες DSL, η ADSL και η  VDSL. Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται μια γενική αναφορά σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικότερα τα συστήματα DSL σε σχέση με το θόρυβο καθώς και σε κάποιες διατάξεις μέτρησης των επιδράσεων των θορύβων. Τέλος στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται το πειραματικό μέρος της διπλωματικής με τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτών που διεξήχθησαν σε σύστημα ADSL. Αντί επιλόγου παρατίθεται ένα κομμάτι που αναφέρεται στους προβληματισμούς της αγοράς σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων DSL στην πράξη. Κλείνοντας την σύντομη αυτή εισαγωγή να αναφέρουμε ότι ήδη εδώ και περίπου ένα εξάμηνο η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται στην Ελλάδα σε πρώιμο έστω στάδιο, γεγονός που τονίζει τη σπουδαιότητα αυτής της διπλωματικής εργασίας.

Β΄

ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

xDSL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

2.1-Μέσο διάδοσης

Το μέσο διάδοσης πάνω στο οποίο λειτουργούν τα συστήματα xDSL είναι το DLL(Digital Local Line). Ένα κατανεμημένο δίκτυο DLL διαθέτει ζεύγη καλωδίων για να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες.

2.2-Φυσικά χαρακτηριστικά της DLL

Μία DLL αποτελείται από έναν ή περισσότερους τομείς καλωδίων που διαχωρίζονται ή διασυνδέονται μεταξύ τους. Το κύριο καλώδιο ή καλώδιο κατανομής έχει την ακόλουθη δομή:

- Σειρά από πολλούς τομείς καλωδίων διαφορετικής διαμέτρου και μήκους.

- Μέχρι 2 ΒΤs (Bridged Taps) μπορούν να υπάρχουν σε διάφορα σημεία σε καλώδια εγκατάστασης και κατανομής.

Μια γενική περιγραφή του φυσικού μοντέλου DLL φαίνεται στο σχήμα2.2-1, ενώ στον πίνακα 2.2-1 παρουσιάζονται μερικά τυπικά χαρακτηριστικά των καλωδίων που χρησιμοποιούνται.

Σχήμα 2.2-1

Πίνακας 2.2-1

|  | Καλώδιο ανταλλαγής | Κύριο καλώδιο | Καλώδιο κατανομής | Καλώδιο εγκατάστασης` |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Διάμετρος (mm) | 0,5; 0,6; 0,32; 0,4 | 0,3 – 1,4 | 0,3 – 1,4 | 0,4;0,5; 0,6;0,8; 0,9;0,63 |
| Δομή | SQ(B) or TP(L) | SQ(B) or TP(L) | SQ(B) or TP(L) | SQ or TP or UP |
| Μέγιστος αριθμός ζευγών | 1200 | 2400(O,4mm) 4800(0,32mm) | 600(0,4mm) | 2(εναέρια) 600(οικία) |
| Eγκατάσταση |  | Υπόγεια σε αγωγούς | Υπόγεια ή εναέρια | Εναέρια ή σε αγωγούς |
| Χωρητικότητα (nF/km στα 800Hz) | 55 - 120 | 25 -60 | 25 - 60 | 35 - 120 |
| Mόνωση | PVC, FRPE | PE, paper pulp | Paper, PE, Cell PE | PE, PVC |
| TP: Twisted Pairs PE: Polyethelene SQ: Star Quads PVC: Polyvinylchloride UP: Untwisted Pairs Pulp: Pulp of paper L: Layer Cell PE: Cellular Foam Polyethelene B: Bundles (units) FRPE: Fire Resistant PE |
| Σημείωση: Ο πίνακας περιγράφει καλώδια που χρησιμοποιούνται ήδη σε τοπικούς βρόχους. Ενδέχεται να μην είναι όλα κατάλληλα DSL συστήματα. |

2.3-Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της DLL

Ένα εκπεμπόμενο σήμα παραμορφώνεται σε μια γραμμή DLL λόγω του crosstalk, του θορύβου και της μη γραμμικής μεταβολής των χαρακτηριστικών μιας DLL με τη συχνότητα.

2.4-Μη γραμμική μεταβολή χαρακτηριστικών στο πεδίο της συχνότητας:

Τα κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που μεταβάλλονται μη γραμμικά σε σχέση με τη συχνότητα είναι:

- Το insertion loss

- Η καθυστέρηση ομάδας group delay)

- H χαρακτηριστική αντίσταση (πραγματικό και φανταστικό μέρος)

2.5-Χαρακτηριστικά Crosstalk (NEXT-FEXT)

Η ηλεκτρική ενέργεια που διαδίδεται μέσα στα χάλκινα καλώδια ως διαμορφωμένο σήμα διαχέεται εν μέρει και εκτός της κύριας γραμμής μεταφοράς με αποτέλεσμα να συλλέγεται κι από γειτονικά καλώδια που ανήκουν στην ίδια ομάδα καλωδίων. Η σύζευξη αυτή της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ονομάζεται crosstalk. Η παρεμβολή crosstalk λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί είτε από το ίδιο το σύστημα (Intrasystem ή self-crosstalk) είτε από διαφορετικά συστήματα (Intersystem) που χρησιμοποιούν κάποια κοινή περιοχή του φάσματος για να μεταδίδουν πληροφορία. Φυσικό είναι οι παρεμβολές αυτές να επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση του συστήματος, αφού έχουν ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση των αρχικά μεταδιδόμενων σημάτων και την αύξηση της πιθανότητας λάθους κατά την αποδιαμόρφωση.

2.6-Ελάχιστες απαιτήσεις της DLL για xDSL εφαρμογές

- Δεν επιτρέπονται πηνί φόρτωσης (loading coils)

- Τα καλώδια πρέπει να είναι συνεστραμμένα

- Δεν απαιτείται επιπρόσθετη μόνωση

- Όταν υπάρχουν Bridged taps τότε ο μέγιστος αριθμός του θα πρέπει να είναι 2 και η απόσταση για το καθένα 500m

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

DSL NETWORK

3.1-Εισαγωγή

Τα φυσικά μέρη ενός δικτύου DSL περιλαμβάνουν τη διάταξη πρόσβασης του συνδρομητή, τις γραμμές του δικτύου και adapters διασυνδεδεμένους στον εξοπλισμό του παροχέα DSL. Το τμήμα του δικτύου στην πλευρά του συνδρομητή ποικίλει από ένα απλό τερματικό modem που συνδέει έναν απλό χρήστη στο δίκτυο DSL έως ένα πολύπλοκο πολυκάναλο (multi-channel) ΑΤΜ σύστημα. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα λειτουργικά μέρη ενός δικτύου DSL.(σελ. 108)Το  διάγραμμα δείχνει ότι ο εξοπλισμός του χρήστη προσαρμόζει ή μετατρέπει ανλογικά και ψηφιακά σήματα σε υψηλής ταχύτητας DSL-σήμα μέσω ενός DSL-modem. Το σήμα αυτό μεταφέρεται μέσω του χάλκινου καλωδίου στο central office (CO) σε ένα αντίστοιχο modem όπου μετατρέπεται στην αρχική του μορφή. Το τηλεφωνικό κομμάτι του σήματος (αν υπάρχει), δρομολογείται σε συγκεκριμένο τμήμα του CO, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1-1, ενώ το υπόλοιπο δρομολογείται στο DSLAM, όπου καταφτάνουν σήματα από πολλά σημεία όπου και πολυπλέκονται και δρομολογούνται προς το κατάλληλο σημείο.

Σχήμα 3.1-1

3.2-DSL Modem-Remote

Ένα DSL-modem είναι ένα εξελιγμένο modem που μπορεί να λαμβάνει και να μεταδίδει υψηλής ταχύτητας δεδομένα (περίπου ως 60 megabits) σε συνεστραμμένο καλώδιο χαλκού (UTP). Το modem αυτό βρίσκεται συνήθως στο σπίτι του χρήστη ή στο γραφείο μιας επιχείρησης, ακριβώς όπως το ISDN-modem. Όταν αναφερόμαστε ειδικά στην ADSL τεχνολογία το modem λέγεται ATU-R (ADSL Tranceiver Unit-Remote). Ένα ATU-R μπορεί να έχει τη μορφή μιας εσωτερικής κάρτας modem (PCI bus), ενός εξωτερικού modem που συνδέεται στη θύρα USB ή τη μορφή συσκευής που μετατρέπει ΑDSL σήματα σε ένα 10ΒaseT ή 100BaseT Ethernet form.

Σχήμα 3.2-1

3.3-xDSL Splitter

To xDSL splitter είναι μια συσκευή που διαχωρίζει το xDSL σήμα σε τηλεφωνικό (φωνή) και σε σήμα data. Χρησιμοποιείται κυρίως στα συστήματα ADSL και VDSL.

Το splitter ξεχωρίζει το τηλεφωνικό σήμα από το υψηλής τχύτητας σήμα πληροφορίας (data). Στις Ηνωμένες Πολιτείες η συχνότητα του απλού τηλεφωνικού σήματος (POTS) είναι ως 8kHz. Στην Ευρώπη το αντίστοιχο σήμα περιέχει και άλλα υψηλής συχνότητας σήματα και η συχνότητα ανέρχεται στα 12 kHz. Όταν το xDSL splitter λειτουργεί παράλληλα με σήματα ISDN, η μπάντα συχνοτήτων πρέπει να φτάνει ως τα 80kHz (120kHz για ISDN στη Γερμανία). Στο σχήμα 3.3-1 φαίνονται οι διαφορές στο εύρος συχνοτήτων για ένα ADSL splitter.

Σχήμα 3.3-1

3.4-Network Termination (NT)

Είναι το τερματικό σημείο του δικτύου, το οποίο ανήκει συνήθως στον παροχέα των υπηρεσιών του δικτύου (π.χ. ο ΟΤΕ στην Ελλάδα). Ό,τι βρίσκεται από το σημείο αυτό και μετά, επιπλέον καλώδιο και εξοπλισμός, ανήκει συνήθως στον χρήστη. Ο εξοπλισμός αυτός είναι γνωστός ως CPE (Customer Premises Equipment). Τo NT μπορεί να είναι είτε παθητική είτε ενεργητική συσκευή. Στην περίπτωση που είναι παθητική συσκευή απομονώνει το δίκτυο από τον τηλεφωνικό εξοπλισμό του χρήστη.

Όταν είναι ενεργητική συσκευή το ΝΤ έχει τυπικές παραμέτρους που δίνουν τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες συσκευές να επικοινωνούν ορθά με το δίκτυο.

3.5-Transmission Line

Η γραμμή μεταφοράς ενός xDSL συστήματος είναι ένα UTP καλώδιο, το οποίο περιλαμβάνει ζεύγη συννεστραμένων καλωδίων χαλκού που καλύπτονται από πλαστική μόνωση. Ο λογος που είναι τα καλώδια συνεστραμένα είναι για να μειώνεται τα φαινόμενα παρεμβολών που εμφανίζεται σε αυτά. Τα UTP είναι τα πιο διαδεδομένα καλώδια που χρησιμοποιούνται σε τοπικούς βρόχους και σε computer LANs.

3.6-DSL Modem-Central Office

To modem αυτό είναι ουσιαστικά το είδωλο του CPE (Customer’s Premises Equipment) modem. Βρίσκεται συνήθως μέσα στο CO ή σε μερικές περιπτώσεις σε ένα διπλανό RDT (Remote Digital Terminal) site. Η λειτουργία του είναι η μετατροπή του DSL σήματος σε κατάλληλο ψηφιακό σήμα ώστε να επιτυγχάνεται η μετάδοση του σε όλο το υπόλοιπο δίκτυο. Στην περίπτωση της ΑDSL το modem λέγεται ATU-C. Στο σχήμα 3.6-1 φαίνεται το μπλοκ διάγραμμα ενός ATU-C.

Σχήμα 3.6-1

3.7-DSLAM

Το DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) περιλαμβάνει συνήθως μερικά DSL modem που επικοινωνούν με το τηλεφωνικό δίκτυο και τα modem των χρηστών μέσω του καλωδίου χαλκού. Το DSLAM συγκεντρώνει πολλαπλές ψηφιακές γραμμές σε ένα backbone δίκτυο, ώστε να τις διανείμει σε άλλα δίκτυα δεδομένων (π.χ. Internet). Στο σχήμα 3.7-1 υπάρχει η φωτογραφία ενός DSLAM, ενώ το σχήμα 3.7-2 είναι φωτογραφία που παρουσιάζει τα modem που απαρτίζουν το DSLAM.

Σχήμα 3.7-1

Σχήμα 3.7-2

Το DSLAM βρίσκεται συνήθως στην πλευρά του central office. Επειδή ο χώρος στο CO είναι περιορισμένος, το DSLAM ενδέχεται να βρίσκεται σε γειτονικό σημείο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, καθώς αυξάνει το μήκος καλωδίου στη γραμμή πρόσβασης με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ρυθμός μετάδοσης της πληροφορίας.

3.8-Network Routing and Switching Equipment

Ο εξοπλισμός του δικτύου δρομολόγησης (network routing) και των μεταγωγέων (switches) προσφέρει τη δυνατότητα στον πελάτη να χρησιμοποιεί όποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες επιθυμεί, μέσω των «τηλεπικοινωνιακών μονοπατιών» που δημιουργούνται από τους δρομολογητές και τους μεταγωγείς. Οι δρομολογητές και οι διακόπτες ΑΤΜ είναι οι δύο βασικοί τύποι του εξοπλισμού μεταγωγής (switching equipment).

3.9-Δρομολογητές

Ο δρομολογητής είναι μια συσκευή που κατευθύνει (δρομολογεί) τα δεδομένα από ένα «μονοπάτι» σε κάποιο άλλο μέσα σε ένα δίκτυο. Η λειτουργία τους βασίζεται σε πληροφοριακές παραμέτρους που φέρουν τα σήματα δεδομένων. Αυτές οι παράμετροι μπορεί να περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα κάποιου καναλιού επικοινωνίας, τη διεύθυνση προορισμού ενός «πακέτου», τη μέγιστη δυνατή καθυστέρηση μετάδοσης ενός «πακέτου» καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Οι δρομολογητές που συνδέουν μονοπάτια δεδομένων (data paths) μεταξύ διαφορετικών τύπων δικτύων είναι γνωστοί και ως gateways. Στο σχήμα 3.9-1 φαίνεται ένας DSL δρομολογητής.

Σχήμα 3.9-1

3.10-ΑΤΜ Switch

Ένας ΑΤΜ διακόπτης αποτελεί μέρος ενός συστήματος μεταγωγής που μεταφέρει πληροφορία με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ένα ΑΤΜ σύστημα χρησιμοποιεί γραμμές μεταφοράς υψηλής ταχύτητας (155Mbps).

Το σύστημα διακοπτών ΑΤΜ είναι ένα connection-based σύστημα. Όταν ένα κύκλωμα ΑΤΜ δημιουργείται, ένα πακέτο δημιουργείται μέσω πολλαπλών μεταγωγέων και παραμένει στο κύκλωμα μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση. Η υπηρεσία ΑΤΜ δημιουργήθηκε για να επιτρέψει σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα μέσης ταχύτητας να χρησιμοποιηθεί για μεταγωγή πακέτων φωνής, δεδομένων και video.

Από το 1990 και έπειτα, το ΑΤΜ καθιερώθηκε ως αναντικατάστατο τμήμα του σκελετού ενός δικτύου υψηλής ταχύτητας. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον από μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες για τη διασύνδεση τμημάτων του δικτύου τους (π.χ. DSLAMs και δρομολογητές). Οι συγκεντρωτές ΑΤΜ εφαρμόζονται σε δίκτυα που συγκεντρώνουν κίνηση δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως DSL γραμμές και ISP σύνδεσμοι, ώστε να μεταδώσουν φωνή, δεδομένα και video.

Ο διακόπτης ΑΤΜ (ΑΤΜ switch) δρομολογεί με πολύ γρήγορο ρυθμό τα πακέτα στον προκαθορισμένο προορισμό τους. Κάθε διακόπτης διατηρεί μια βάση δεδομένων (routing table). Η βάση αυτή ανανεωνέται κάθε φορά που μια σύνδεση δημιουργείται ή τερματίζεται. Αυτό βοηθάει στην αποδοτικότερη και γρηγορότερη λειτουργία του ΑΤΜ switch. Ο διακόπτης έχει επίσης τη δυνατότητα να στέλνει πακέτα κατά προτεραιότητα προς εξυπηρέτηση ή ακόμη και να ακυρώνουν την αποστολή τους, ανάλογα με την συμφόρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτύου.

3.11-Network Management

Ο παροχέας των υπηρεσιών DSL πρέπει να έχει την ικανότητα να προγραμματίζει και να χειρίζεται τον εξοπλισμό του δικτύου. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει η τεχνογνωσία χειρισμού των μηχανημάτων. Ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου είναι το «απλό πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου» (SNMP – Simple Network Management Protocol). Το SNMP είναι πρωτόκολλο που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση διαφόρων τύπων εξοπλισμού δικτύου. Υπακούοντας στις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου αυτού καθίσταται δυνατός ο χειρισμός τμημάτων δικτύου που είναι κατασκευασμένα από διαφορετικούς κατασκευαστές από ένα απλό πρόγραμμα. Στα θετικά του πρωτοκόλλου SNMP είναι ότι μπορεί να ενεργήσει και μέσω του Internet Protocol.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ DSL

4.1-Λόγος ανάπτυξης των συμμετρικών DSL συστημάτων.

Στα τέλη της δεκαετίας του `80 και στις αρχές της δεκαετίας του `90 υπήρξε ανάγκη για ανάπτυξη μιας τεχνολογίας συμμετρικής μετάδοσης, ώστε να απευθύνεται και να ικανοποιεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάνω από όλα να είναι οικονομική και αξιόπιστη. Η τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων που κάλυψε της ανάγκες αυτές ήταν HDSL, η οποία αποτέλεσε την 1ης γενιάς συμμετρική DSL τεχνολογία και μπορούσε να παρέχει ταχύτητες μέχρι και 2,3 Mbps, σε τρία όμως ζεύγη καλωδίων, πράγμα που έκανε την εφαρμογή του 3-pair HDSL αρκετά δαπανηρή και την εξάπλωση του συστήματος αυτού αρκετά προβληματική και οικονομικά ασύμφορη. Έτσι άρχισαν να εφαρμόζονται τα 1-pair HDSL και τα 2-pair HDSL συστήματα. Στην HDSL τεχνολογία η κωδικοποίηση που χρησιμοποιούνταν ήταν ίδια με αυτή των ISDN δηλαδή 2B1Q.

Τα HDSL συστήματα όμως αντιμετώπισαν προβλήματα όσον αφορά την απόσβεση και άρα την εμβέλεια τους. Το 1-pair HDSL με κωδικοποίηση 2B1Q είχε τόσο προβληματική απόδοση που οι Αμερικανικές εταιρείες τηλεπικοινωνίας δεν το απεδέχθησαν ως πρότυπο και ανάγκασαν την ANSI να προχωρήσει στην ανάπτυξη και προτυποποίηση μια καινούργιας γενιάς συμμετρικών DSL του HDSL2. Το HDSL2 είχε πιο ικανοποιητική απόδοση και κυρίως εμβέλεια από τις προγενέστερες συμμετρικές DSL τεχνολογίες, αλλά είχε ένα σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με τις προηγούμενες συμμετρικές τεχνολογίες, δεν υποστήριζε μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης. Έτσι δημιουργήθηκε η SDSL τεχνολογία η οποία μπορεί να υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης, αλλά δεν καθιερώθηκε σαν πρότυπο αφού δεν οριζόταν ο τρόπος με τον οποίο θα καθόριζε το modem στο CO (Central Office) τους διάφορους ρυθμούς μετάδοσης με το modem που θα βρισκόταν εγκαταστημένο στην πλευρά του χρηστή.

4.2-Συμμετρικές  DSL τεχνολογίες.

Συμμετρικές τεχνολογίες DSL: Σε αυτήν την κατηγορία DSL εντάσσονται οι τεχνολογίες που προσφέρουν τον ίδιο ρυθμό μετάδοσης και στα δύο ρεύματα. Έτσι αυτές οι τεχνολογίες είναι πιο αποδοτικές όταν χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τοπικών δικτύων LANs (Local Area Network), video-conferencing και φιλοξενίας τοπικών web sites, τηλε-εκπαίδευσης, τηλεϊατρικής και τέλος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τηλε-εργασία που απαιτούν συμμετρική μετάδοση δεδομένων δηλαδή η ταχύτητα με την οποία κατεβάζει κάποιος (downstream) να είναι ίδια με την ταχύτητα που αποστέλλει (upstream). Για να είναι η ταχύτητα upstream και downstream ίδια απαιτείται να έχουν ίδιο εύρος ζώνης και για αυτό καλούνται συμμετρικά DSL. Οι σπουδαιότερες συμμετρικές DSL τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθες:

- SDSL (Symmetric DSL): Πρόκειται για μια εκδοχή του συμμετρικής  DSL τεχνολογία που απευθύνεται κυρίως σε ιδιώτες και επιτυγχάνει να προσφέρει ρυθμούς μετάδοσης από 128 Kbps έως και 2.32 Mbps. Στην SDSL τεχνολογία  χρησιμοποιείται η διαμόρφωση 2B1Q του HDSL με διεπαφή τύπου Ethernet στο κομμάτι του χρηστή. Μειονέκτημα ως προς το SHDSL είναι ότι έχει μικρότερη εμβέλεια και αντοχή σε παρεμβολές.

- HDSL (High Data-Rate DSL): Πρόκειται για ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από την ETSI (ETR 152) και την ITU (ITU G.991.1), ως μια πιο οικονομική λύση που θα μπορούσε να προσφερθεί εναλλακτικά σε όσους επιθυμούν  T1 και E1 συστήματα. Το σύστημα HDSL μπορεί να επιτύχει ρυθμούς μετάδοσης από 1.5 Mbps έως και 2.3Mbps αλλά δεν μπορεί να προσφέρει την standard τηλεφωνική υπηρεσία στην ίδια γραμμή. Στην τεχνολογία αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 1 έως και 3 ζεύγη συνεστραμμένων χάλκινων καλωδίων.

- HDSL2 (2nd Generation HDSL): Πρόκειται για ένα πρότυπο της ANSI παρόμοιο με το HDSL με μεγάλη όμως διάφορα ως προς το ότι για να επιτύχει τον ρυθμό μετάδοσης των 1.5Mbps το HDSL χρειάζεται 2 ζεύγη καλωδίων ενώ το HDSL2 χρειάζεται μόνο ένα ζεύγος. Το HDSL2 μας παρέχει σταθερό ρυθμό μετάδοσης 1.5Mbps και στις δύο κατευθύνσεις και χρησιμοποιεί κωδικοποίηση TC-PAM (Trellis-Coded PAM). Τέλος όπως και η HDSL έτσι και η HDSL2 δεν προσφέρει την standard τηλεφωνική υπηρεσία στην ίδια γραμμή.

- SHDSL (Single-pair High-bit-rate DSL): Πρόκειται για ένα πρότυπο της  ITU  και αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία συμμετρικού DSL. Το σύστημα αυτό, ως το πιο προηγμένο, έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συστήματα HDSL και SDSL. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να λειτουργεί σε διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης από τα 192Kbps μέχρι και τα 2.3Mbps, ενώ ένα άλλο εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα που έχει σε σχέση με άλλα συμμετρικά DSL συστήματα είναι η μεγαλύτερη εμβέλεια και αντοχή σε παρεμβολές. Το σύστημα αυτό όπως και τα περισσότερα συμμετρικά DSL απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και όχι σε απλούς χρηστές.

4.3-HDSL (High-bit-rate Digital Subscriner Line)

Η τεχνολογία HDSL αναπτύχθηκε για να ξεπεράσει τους περιορισμούς που έθεταν τα πρώτα ψηφιακά συστήματα μετάδοσης (Τ1 και Ε1). Οι περιορισμοί αυτοί προϋπέθεταν μεταξύ άλλων μια μέγιστη απόσταση μεταξύ των επαναληπτών (repeaters) της τάξης των 6.000 feet και την κατάλληλη διαμόρφωση της γραμμής (line conditioning).

Στα συστήματα αυτά το καλώδιο χαλκού χρειάζεται ειδική επεξεργασία, ώστε να καθίσταται δυνατή η ψηφιακή μετάδοση, διαδικασία η οποία χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό με άμεσο επακόλουθο την αύξηση του συνολικού κόστους. Έτσι η τεχνολογία HDSL ήρθε να αντικαταστήσει τα συστήματα αυτά παρέχοντας πιο συμφέρουσες –τεχνολογικά και οικονομικά– λύσεις εγκατάστασης δικτύων ταχείας μετάδοσης δεδομένων (high speed data transmission circuits).

Όμως η απαίτηση που υπήρξε για εγκατάσταση 3 ζευγών καλωδίων (3-pair HDSL) αύξανε το κόστος εγκατάστασης και περιόριζε κατά πολύ την δυνατότητα εξάπλωσης της στην αγορά. Tο κόστος που απαιτείτο για τοποθέτηση καινούργιων καλωδίων,  εκμηδένιζε ουσιαστικά το βασικό πλεονέκτημα για το οποίο αναπτύχθηκαν τα DSL, δηλαδή το ότι δεν υπήρχε ανάγκη επανατοποθέτησης καλωδίων από τα CO στον καταναλωτή. Λόγω αυτού του αυξημένου κόστους είναι αρκετά περιορισμένος και ο αριθμός των πιθανών πελατών, άρα και το κέρδος από την ανάπτυξη αυτού του κομματιού της τεχνολογίας .Έτσι οι εταιρείες ανέπτυξαν δυο άλλα συστήματα τα 1-pair-HDSL και 2-pair-HDSL, τα οποίος όντως ήταν πιο οικονομικά στην εγκατάσταση από το 3 pair-HDSL, αλλά αντιμετώπιζαν προβλήματα με την εμβέλεια, καθώς η απόσβεση που παρουσίαζαν αυτά τα συστήματα ήταν πολύ υψηλή και αρκετή για να τα κάνει αντιοικονομικά.

Έτσι η ANSI οδηγήθηκε στην ανάγκη να προτυποποιήσει μια δεύτερη γενιά συμμετρικών συστημάτων DSL, τα HDSL2. Το σύστημα αυτό είχε μεγαλύτερη εμβέλεια από όλα τα προηγούμενα συμμετρικά συστήματα, γεγονός που έκανε πιο εύκολη την διείσδυση και επικράτηση στην αγορά των συμμετρικών τεχνολογιών DSL. Ώστόσο δεν έλλειπαν ούτε από αυτό ορισμένα προβλήματα. Το βασικότερο πρόβλημα και αυτό που ουσιαστικά υπήρξε τροχοπέδη στην περαιτέρω εξάπλωση του HDSL2, ήταν ότι δεν μπορούσε να προσφέρει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης, ισοσκελίζοντας έτσι στον καταναλωτή τα διάφορα πλεονεκτήματα που προσέφερε ως προς την χαμηλή τιμή και την μεγάλη εμβέλειά του. Η δυσκολία που είχαν όλα τα HDSL συστήματα να ικανοποιήσουν τον καταναλωτή όσον αφορά το κόστος ή την εμβέλεια ή την απόδοση, οδήγησε τις εταιρείες να αναπτύξουν μια εντελώς νέα τεχνολογία στις συμμετρικές DSL στην οποία να περιλάβουν όλα τα πλεονεκτήματα που είχε κάθε μια από τις HDSL, όπως το χαμηλό κόστος εγκατάστασης, το μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης, τη μεγάλη εμβέλεια, τη χαμηλή ισχύ εκπομπής και τέλος την αξιοπιστία στη μετάδοση δεδομένων και έτσι προτυποποίησαν ένα καινούργιο σύστημα το οποίο διέφερε αρκετό από τα προγενεστέρα, το SΗDSL.

4.4-SHDSL (Single pair HDSL)

Η τεχνολογία SHDSL (Single-pair high-speed DSL) αποτελεί την πιο προηγμένη μορφή συμμετρικού DSL. Όπως όλες οι τεχνολογίες DSL έτσι κι αυτή εκμεταλλεύεται το υπάρχον τηλεφωνικό δίκτυο για παροχή υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Ο λόγος ανάπτυξης της τεχνολογίας SHDSL ήταν η ανάγκη για οικονομική και αξιόπιστη μετάδοση πληροφορίας μέσα από το υπάρχον τηλεφωνικό δίκτυο. Το σύστημα SHDSL απευθυνόταν αρχικά σε επιχειρήσεις και όχι σε απλούς χρήστες, εξαιτίας της ανάγκης των επιχειρήσεων για υψηλές ταχύτητες τόσο σε upstream όσο και σε downstream. Ωστόσο με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς ένα μέρος των εργαζομένων εργάζεται μακριά από την επιχείρηση (τηλεεργασία), η SHDSL απευθύνεται πλέον και σε απλούς χρήστες, σε μικρότερο βέβαια ποσοστό σε σχέση με άλλες τεχνολογίες DSL.

Το σύστημα SHDSL χρησιμοποιεί ένα ζεύγος συνεστραμμένων καλωδίων χαλκού (twisted pair) και μπορεί να παρέχει μεταβλητούς ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ των 192kbps και 2,3Mbps, ενώ παράλληλα προσφέρει και την κλασσική τηλεφωνική υπηρεσία. Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι παρόμοια με όλα τα υπόλοιπα συστήματα DSL. Γενικά χρησιμοποιούνται δύο modem, ένα στην αρχή της γραμμής (DSLAM) κι ένα στο τέλος της (απλό DSL-modem). Τα modem αυτά έχουν σχεδιαστεί να εκμεταλλεύονται το μέγιστο δυνατό εύρος ζώνης του μέσου διάδοσης, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το σύνηθες εύρος ζώνης των κλασσικών αναλογικών modem.

Η ITU έχοντας ήδη την εμπειρία από προηγούμενα DSL καθιέρωσε το πρότυπο του SHDSL, το οποίο μπορεί να λειτουργεί είτε με ένα είτε με δυο ζεύγη καλωδίων, και να μπορεί να προσφέρει μεταβλητούς ρυθμούς μετάδοσης από 192 Kbps έως και 2.36 Mbps όταν πρόκειται για ένα μόνο ζεύγος καλωδίων, και από 384Kbps έως και 4,64 Mbps όταν πρόκειται για 2 ζεύγη καλωδίων. Η κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται στα SHDSL συστήματα είναι TC-PAM (Trellis Coded PΑΜ).

Για το σύστημα SHDSL υπάρχουν κάποιοι επιτρεπόμενοι ρυθμοί μετάδοσης οι οποίοι κυμαίνονται από τα 192Kbps έως και τα 2.312Mbps και έχουν βήμα 8Kbps για το σύστημα με το μόνο ζεύγος καλωδίων και επιτρεπόμενοι ρυθμοί δίνονται από τον παρακάτω αλγόριθμο:

n(64 + i(8 kbit/s    όπου 3 ( n ( 36 και 0 ( i ( 7.

Για n=36 το i παίρνει τιμές ανάμεσα 0 και 1. Για το σύστημα με τα δύο ζεύγη καλωδίων οι ρυθμοί μετάδοσης που κυμαίνονται από τα 384Kbps έως τα 4.624Mbps έχουν το διπλάσιο βήμα από το μονό ζεύγος άρα έχουν βήμα 16Kbps.

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που έχουν τα συστήματα SHDSL είναι ότι είναι multi-rate, κάτι πολύ βασικό για το σύστημα αυτό, καθώς με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρησιμοποίηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης. Επίσης αλλά πλεονεκτήματα που έχουν τα SHDSL είναι η πολύ καλή απόδοση, δηλαδή χαμηλή εξασθένηση και άρα μεγάλη εμβέλεια, η φασματική συμβατότητα (χρησιμοποιεί φάσμα βασικής ζώνης μέχρι τα 400 KHz), η χαμηλή ισχύς μετάδοσης, κάτι που μειώνει και τις παρεμβολές που προκαλεί, το ότι παρουσιάζει μεγάλη αναισθησία σε τυχούσες παρεμβολές και τέλος ο μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης. Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την χρήση του SHDSL είναι ότι το SHDSL θα είναι συμβατό με ΑDSL με την έννοια ότι στα ίδια μηχανήματα θα μπορούν να προσαρμόζονται είτε SHDSL κάρτες είτε ΑDSL κάρτες, γεγονός που κάνει πιο εύκολη, πιο οικονομική και πιο ευέλικτη την διάδοση του στους χρήστες και στις εταιρείες.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι στα χρόνια που έρχονται η τεχνολογία SHDSL θα επικρατήσει και θα αντικαταστήσει πλήρως τα προηγούμενα συστήματα  συμμετρικών DSL που έχουν ήδη εγκατασταθεί. Η παγκόσμια τάση, όπως και ο σχεδιασμός που αναμένεται να ακολουθήσει ο ΟΤΕ στην χώρα μας, είναι η παροχή των SHDSL και ΑDSL σε μικρούς και μεγάλους πελάτες. Στο σχήμα 4.4-1 βλέπουμε την χρονική εξέλιξη του πρότυπου SHDSL από την στιγμή που προτυποποιήθηκε μέχρι και τις μελλοντικές εκτιμήσεις για τις δόκιμες διαλειτουργικότητες .

Σχήμα 4.4-1

Στο σχήμα 4.4-2 βλέπουμε ένα τρισδιάστατο γράφημα των διάφορων ρυθμών μετάδοσης και εμβέλειας του SHDSL και διαφόρων άλλων συμμετρικών συστημάτων μετάδοσης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ίδιας διαμέτρου για όλα τα συστήματα (26AWG: American Wire Gauge = 0.4mm διάμετρος). Είναι φανερή η υπέροχη του SHDSL έναντι των άλλων συμμετρικών τεχνολογιών μετάδοσης όπως Τ1, Ε1, HDSL, HDSL2, IDSL/ISDN, SDSL, καθώς επιτυγχάνει να έχει στον ακριβώς ίδιο ρυθμό μετάδοσης μεγαλύτερη εμβέλεια για το ίδιο ακριβώς καλώδιο και για όλους τους ρυθμούς μετάδοσης από 144 Kbps έως και 2,32 Mbps.

Σχήμα 4.4-2

Αυτή η σαφέστατα βελτιωμένη εικόνα που έχει το SHDSL έναντι των προηγούμενων συμμετρικών συστημάτων οφείλεται στην κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται στο σύστημα αυτό δηλαδή την TC-PAM. Η κωδικοποίηση αυτή υποστηρίζει 3 bit για κάθε σύμβολο και ένα επιπλέον συνοδευτικό bit για κάθε σύμβολο. Έτσι χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση επετεύχθη μια μείωση στην πιθανότητα λάθους BER (Bit Error Ratio), ενώ το κέρδος κώδικα (coding gain) κατάφερε να φτάσει τα 5 db.

Επίσης ένα άλλο σημείο υπέροχης του SHDSL έναντι των προγενέστερων συμμετρικών συστημάτων που πρέπει να τονίσουμε είναι η κατανάλωση ισχύος, η οποία είναι σημαντικά μικρότερη, ακόμη και από το πρότυπο HDSL2 της ANSI. Ο λόγος ισχύος peak-RMS, ενώ στο HDSL2 είναι 4.0, στο SHDSL είναι μόλις 2.9 Ακόμη ένα παράδειγμα τις διαφοράς που υπάρχει είναι ότι στα 2,048 Kbps η μέγιστη ισχύς εκπομπής για το HDSL2 είναι 16 dbm για το σύστημα SHDSL είναι 14,5 dbm για τον ίδιο ακριβώς ρυθμό μετάδοσης. Αυτό συνεπάγεται μικρότερες παρεμβολές στα γειτονικά καλώδια, άρα πιο ευέλικτο και πιο «φιλικό» προς τα αλλά συστήματα.

Καλό θα ήταν και να αναφέρουμε μερικά νούμερα όσον αφορά την εμβέλεια του συστήματος SHDSL. Από μετρήσεις που έγιναν βρέθηκε ότι τα 2.3Mbps μπορούν να επιτευχθούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 χιλιόμετρων, ενώ στα 6Km ο ρυθμός μετάδοσης μπορεί να φτάσει τα 192Kbps με ένα μόνο ζεύγος καλωδίων 26AWG. Με 2 ζεύγη καλωδίων επιτυγχάνεται εμβέλεια της τάξης των 5Km. Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι η χρήση των αναγεννητών (regenerators) για το σύστημα SHDSL είναι προαιρετική και τέλος ότι το SHDSL μπορεί με κάποιες μετατροπές να υποστηρίξει και Voice-Over-DSL.

## 4.4.1-Γενικές διαφορές HDSL και SHDSL

Το HDSL είναι προγονός ουσιαστικά του SHDSL και όπως είναι φυσικό τα δυο αυτά συστήματα έχουν κάποιες διαφορές οι οποίες μας δείχνουν ουσιαστικά και την πρόοδο που επετεύχθη στην συγκεκριμένη τεχνολογία. Το σύστημα SHDSL κατάφερε να επιτύχει βελτίωση της ρυθμαπόδοσης κατά 35 % με 45 % για δεδομένη απόσταση εν συγκρίσει με τα προηγούμενα συμμετρικά συστήματα που είχαν εφαρμοστεί. Δηλαδή το SHDSL μπορεί να μεταδώσει κατά 0.35 – 0,45 περισσότερα δεδομένα σε μια συγκεκριμένη απόσταση από οποιαδήποτε άλλη συμμετρική τεχνολογία. Επίσης το SHDSL έχει για δεδομένη ρυθμαπόδοση 15 % με 20 % μεγαλύτερη εμβέλεια. Δηλαδή για την ίδια ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων τα SHDSL συστήματα μπορούν να μεταδώσουν 15% με 20% μακρύτερα. Στο σχήμα 4.4.1-1 φαίνεται ένα διάγραμμα σύγκρισης της ρυθμαπόδοσης του SDSL και του SHDSL, όπου βλέπουμε μια σαφέστατη υπέροχη της νεότερης τεχνολογίας, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο.

Σχήμα 4.4.1-1

Στο σχήμα 4.4.1-2 υπάρχει άλλη μια σύγκριση ανάμεσα σε ένα SDSL σύστημα και σε ένα SHDSL σύστημα, όπου συγκρίνεται η φασματική πυκνότητα ισχύος PSD (Power Spectrum Density) για δεδομένο ρυθμό μετάδοσης (768Kbps). Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα αυτό μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό γιατί το σύστημα SHDSL έχει φασματική συμβατότητα με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία ADSL, καθότι αυτός είναι και ο σκοπός να εφαρμοστούν μαζί, σε αντίθεση με άλλες συμμετρικές DSL τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα αυτή του παραδείγματος, δηλαδή της SDSL, η οποία δημιουργεί υψηλά επίπεδα θορύβου λόγω της χρησιμοποίησης της κωδικοποίησης 2B1Q. Η SHDSL χρησιμοποιεί τον κώδικα γραμμής TC-PAM και έτσι μπορεί να προσαρμόζει την ταχύτητα γραμμής ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν στο βρόχο.

Σχήμα 4.4.1-2

4.4.2-Αρχιτεκτονική δικτύου SHDSL-DSL και εφαρμογές.

Γενικά η αρχιτεκτονική συστήματος SHDSL είναι παρόμοια με την γενική αρχιτεκτονική των τεχνολογιών DSL και όπως μπορούμε να δούμε και στο σχήμα 4.4.2-1, για την εγκατάσταση του συστήματος SHDSL είναι απαραίτητη η εγκατάσταση διάφορων τύπων δικτυακών συσκευών. Καταρχήν ένα SHDSL-modem το οποίο είναι από την πλευρά του χρηστή και το οποίο επικοινωνεί με ένα άλλο modem στην πλευρά της εταιρείας στα CO βέβαια για πρακτικούς καθαρά λόγους στο CO δεν υπάρχει 1 μόνο modem αλλά αρκετά μαζί και το οποίο ονομάζεται DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) και το οποίο για τα SHDSL θα μπορεί να είναι συμβατό και ADSL δηλαδή θα μπορούνε να εγκαταστήσουν στο ίδιο DSLAM είτε ADSL είτε SHDSL συστήματα. Οι τερματικές μονάδες που είναι εγκαταστημένες είναι modems, routers IADs (Integrated Access Devices) και έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζουν ταυτόχρονα φωνή και δεδομένα.

Σχήμα 4.4.2-1

Τα κομμάτια από τα οποία αποτελείται το σύστημα είναι:

- DSL Modem/Router: Είναι η συσκευή με την οποία ο τελικός χρήστης συνδέεται με τον DSL loop. Το DSL τερματικό σημείο είναι τυπικά 10Base-T, V.35, ATM, ή T1/E1. Γίνεται προσπάθεια τα DSL τερματικά σημεία (DSL endpoints) να εγκαθίστανται με μικρή ή καθόλου διαμόρφωση. Αποτέλεσα της προσπάθειας αυτής πολύ κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι τα modemτους είναι δυνατόν να εγκατασταθούν από τον χρήστη και είναι plug-and-play.Τέλος τα CPE (Customer Premises Equipment) τερματικά σημεία αναπτύσσονται με επιπρόσθετα ports για να υποστηρίζουν συγκεκριμένες εφαρμογές όπως RJ11 ports για υποστήριξη φωνητικών δεδομένων (IADs για Voice-Over-DSL υπηρεσίες), video ports για DSL-based video υπηρεσίες επιπρόσθετα δικτυακά interfaces όπως το HomePNA και το 802.11 Wireless Ethernet επιπρόσθετες λειτουργίες όπως γεφύρωση, δρομολόγηση, πολυπλεξία TDM ή ATM

- POTS Splitters: Αυτές οι συσκευές παρέχονται ως προαιρετικός εξοπλισμός και τοποθετούνται στα  CO και στο τέλος της γραμμής και διαχωρίζουν το DSL σήμα από το απλό τηλεφωνικό επιτρέποντας έτσι στη γραμμή να χρησιμοποιηθεί για ταυτόχρονη μετάδοση υψηλής ταχύτητας δεδομένων και τηλεφωνικής υπηρεσίας (εφόσον βέβαια ο συγκεκριμένος τύπος DSL το υποστηρίζει) και παρέχοντας πλήρη ανεξαρτησία του τηλεφωνικού σήματος από τυχών προβλήματα στις DSL γραμμές

- DSLAM πολλαπλών υπηρεσιών: Ο DSLAM στη ουσία είναι πολλά modem ενωμένα μαζί και η βασική δουλεία που κάνει συγκεντρώνει τα δεδομένα που προέρχονται από πολλά DSL modem και να τα κατευθύνει στο δίκτυο. Σε ορισμένες  περιπτώσεις θα έχει την δυνατότητα να παρέχει και επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως την δυνατότητα εκχώρησης δυναμικής IP διεύθυνσης όπου κάθε πακέτο θα πρέπει να εξεταστεί χρησιμοποιώντας το DHCP (Dynamic Host Control Protocol) για να σταλεί μετά στην σωστή διεύθυνση (DHCP-relay function).Ο DSLAM είναι δυνατόν να τοποθετηθεί και σε απομακρυσμένα τερματικά μακριά από το CO.Τέλος για τα SHDSL το DSLAM γίνονται προσπάθειες να είναι συμβατό και με τα ADSL συστήματα ώστε το σύστημα να είναι πιο ευέλικτο και πιο οικονομικό

- Σύστημα μεταφοράς (Transport System): Αυτή η το κομμάτι του δικτύου όπου ουσιαστικά  παρέχει την διεπαφή μεταξύ του DSLAM και του δικτύου κορμού. Έτσι παρέχει interfaces συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως: Τ1/Ε1, Τ3/Ε3, OC-1, OC-3, OC-12, STS-1 και STS-3.

- MDF (Main Distribution Frame): Είναι το σημείο όπου όλοι οι τοπικοί βρόχοι τερματίζονται στο CO.

## 4.4.3-Εφαρμογές

Στο σχήμα 4.4.3-1 μπορούμε να διακρίνουμε τα IAD και CPE στην πλευρά του τελικού χρήστη και το DSLAM στη μεριά του CO. Τα SHDSL DSLAM θα μπορουν να είναι συμβατά με τις τεχνικές TDM, ATM, Frame Relay και άλλα δικτυακά πρωτόκολλα.

Σχήμα 4.4.3-1

Οι συμμετρικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το σύστημα SHDSL θα είναι κατάλληλες για ένα πλήθος εφαρμογών όπως η σύνδεση τοπικών δικτύων (LANs), video conferencing, διασύνδεση επιχειρήσεων με 4 έως 8 τηλέφωνα και σύνδεση internet κλπ τηλεεκπαίδευση, τηλεϊατρική και γενικά υπηρεσίες που χρειάζονται ίση ταχύτητα upstream και downstream.

4.5-Προβλήματα των συμμετρικών γραμμών DSL

Καταρχήν οι συμμετρικές γραμμές DSL μπορούν να πετύχουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σημαντικά μικρότερες από ασύμμετρες DSL γραμμές πάνω στον ίδιο βρόχο και ο λόγος είναι ότι η μεγαλύτερη ευαισθησία στο crosstalk ή αλλιώς στον θόρυβο παρεμβολής.

Θόρυβος παρεμβολής ή  θόρυβος διαφωνίας είναι ο θόρυβος που εισέρχεται μέσα στο καλώδιο από γειτονικά καλώδια. Υπάρχουν δυο κατηγόριες θορύβου παρεμβολής ο θόρυβος NEXT (near end crosstalk) και ο θόρυβος FEXT (far end crosstalk). Ο FEXT θόρυβος υπάρχει όταν σε μια γραμμή η παρεμβολή γίνεται από κάποια συσκευή η οποία εκπέμπει κοντά στον εκπομπό από όπου στέλνουμε το επιθυμητό σήμα και η παρεμβολή που προκαλεί, αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, είναι μικρότερη από αυτή που προκαλεί ο ΝEXT. Τώρα αν σε ένα κέντρο όλα τα modem είναι ίδιας υπηρεσίας xDSL, π.χ. μόνο ADSL modem, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί ο πομπός μιας γραμμής δεν δημιουργεί θόρυβο σε δέκτη κάποιας άλλης γραμμής ίδιας υπηρεσίας DSL. Κάτι τέτοιο θα ήταν μια πολύ ιδανική κατάσταση, αλλά στην πράξη πολλά modem ADSL, SDSL, HDSL βρίσκονται μαζί και επειδή δεν έχουν όλα τις ίδιες συχνότητες εκπομπής και λήψης είναι δυνατό η μία συχνότητα εκπομπής ενός DSL modem να είναι συχνότητα λήψης κάποιου αλλού DSL modem άλλης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ο θόρυβος ΝEXT. Ο θόρυβος NEXT είναι πολύ μεγαλύτερος σε ισχύ και ουσιαστικά είναι αυτός που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα στις DSL γραμμές.

Το πρόβλημα στις συμμετρικές γραμμές DSL είναι ότι ο θόρυβος ΝEXT είναι πιο μεγάλος στις υψηλές συχνότητες μετάδοσης από ότι είναι στις πιο χαμηλές συχνότητες. Έτσι δεν υπάρχει η δυνατότητα που υπάρχει στις ασύμμετρες να περιορίσουμε το φάσμα λήψης του κέντρου (upstream) στις πιο ανεκτικές στον ΝEXT χαμηλές συχνότητες. Όσο για την άλλη κατεύθυνση την downsream δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για θόρυβο ΝEXT γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο modem εκεί κοντά. Δηλαδή οι υψηλές συχνότητες που είναι πιο ευαίσθητες στο θόρυβο ΝΕΧΤ χρησιμοποιούνται για το downstream καθώς ο δεκτής του συνδρομητή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ΝΕΧΤ και οι χαμηλές στο upstream που είναι γενικά πιο αναίσθητες στο ΝΕΧΤ. Έτσι μπορεί μόνο να εξηγηθούν οι μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σε ίδιες αποστάσεις και γραμμές εν συγκρίσει με άλλες συμμετρικές τεχνολογίες DSL. Βέβαια υπάρχουν διάφορες άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούμε στις συμμετρικές γραμμές για να περιορίσουμε τον crosstalk που υπάρχει στις γραμμές.

Μια από τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε και βελτιώνει κάπως το όλο πρόβλημα στις συμμετρικές γραμμές DSL ονομάζεται echo cancellation. Ουσιαστικά ισχύει ότι αφού ο δεκτής ξέρει την κυματομορφή του μεταδιδόμενου συστήματος μπορεί με διάφορες τεχνικές να αφαιρέσει το μεταδιδόμενο σήμα από τα υπόλοιπα σήματα που παρεμβάλλονται στην γραμμή. Έτσι καταφέρνει να καθαρίσει το επιθυμητό σήμα και να πετύχει μικρότερο BER και άρα μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης αλλά παρόλα αυτά οι συμμετρικές DSL γραμμές υστερούν κατά πολύ σε ταχύτητα σε σχέση με τις ασύμμετρες DSL γραμμές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  DSL

5.1-ADSL

5.1.1-Εισαγωγή

Η τεχνολογία ADSL μεταφρλαζεται ως Asymmetric Digital Subscriber Line, δηλαδή ασύμμετρη ψηφιακή συνδρομητική γραμμή και όπως όλες οι τεχνολογίες xDSL χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές για μεταφορά υπηρεσιών πολυμέσων (multimedia) και δεδομένων με υψηλή ταχύτητα, παράλληλα με τη χρήση της γραμμής για απλή μετάδοση φωνής.

Η τεχνολογία ADSL λειτουργεί πάνω σε ένα μόνο ζεύγος καλωδίων χαλκού και παρέχει την σύνδεση χρησιμοποιώντας δυο modem, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται στο μέρος του παροχέα (Central Office), δηλαδή από εκεί όπου ξεκινά η γραμμή, και ονομάζεται ATU-C (ADSL Transceiver Unit-Central Office) και ένα στο άλλο άκρο της γραμμής στο μέρος του χρηστή (user) και ονομάζεται ATU-R (ADSL Transceicer Unit-Remote). Τα modem αυτά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις φυσικές ιδιότητες των γραμμών χαλκού, πέρα από τις συνήθεις συχνότητες που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση της φωνής και να επιτυγχάνουν ταχύτητες μετάδοσης κατά πολύ υψηλότερες από τις ταχύτητες που μπορούν να επιτύχουν τα συνήθη αναλογικά modem (voiceband modem), τα οποία εκμεταλλεύονται το εύρος της φωνής.

5.1.2-Ασύμμετρη Μετάδοση

Η κύρια ιδιότητα της ασύμμετρης μετάδοσης είναι οι διαφορετικές ταχύτητες μετάδοσης που διαμορφώνονται στις δύο κατευθύνσεις της γραμμής (downstream, upstream). Έχοντας σαν δεδομένο ότι η πλειοψηφία, αν όχι όλοι, των χρηστών του διαδικτύου (Internet) έχουν την τάση να «κατεβάζουν» (download) πολύ περισσότερο από το να «ανεβάζουν» (upload) πληροφορίες προς αυτό, δηλαδή το downstream είναι μεγαλύτερο από το upstream, ήταν λογικό για τις εταιρείες να δημιουργήσουν ένα προϊόν που θα ανταποκρινόταν σε αυτό το χαρακτηριστικό. Η ADSL λειτουργεί ταυτόχρονα με το τηλεφωνικό δίκτυο, χωρίς να  προκαλεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Τυπικές εφαρμογές των ADSL γραμμών είναι η παρεχόμενη γρήγορη πρόσβαση σε δίκτυα Ιnternet / Ιntranet, η σύνδεση απομακρυσμένων LANs και οι υπηρεσίες video on demand. Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν μεγάλη ταχύτητα downstream σε σχέση με την ταχύτητα upstream.

Οι δυνατότητες αυτές της ADSL τεχνολογίας είναι ένα επίστρωμα στο υπάρχον τηλεφωνικό δίκτυο. Στις δύο άκρες της γραμμής υπάρχουν κάποιες συσκευές που αποκαλούνται splitters, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζουν και να συνθέτουν τα τηλεφωνικά σήματα από τα σήματα ADSL. Σε μερικές εφαρμογές το splitter μπορεί και να αναβαθμιστεί σε modem για την λήψη δεδομένων από τον πελάτη, ώστε να μην είναι αναγκαία η εγκατάσταση ADSL modem.

Η τεχνολογία ADSL χρησιμοποιεί τα δυο modem, τα splitters και το φυσικό μέσο (χάλκινο καλώδιο) και δημιουργεί τρία κανάλια:

- ένα υψηλής ταχύτητας για μετάδοση δεδομένων προς τον χρηστή (downstream),

- ένα μεσαίας ταχύτητας το οποίο είναι συμμετρικό (upstream και downstream)

- και ένα βασικό κανάλι το οποίο χρησιμοποιείται για μετάδοση φωνής.

Το βασικό κανάλι για την μετάδοση φωνής διαχωρίζεται από τα άλλα δύο, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία του, δηλαδή σε περίπτωση που διακοπεί λόγω κάποιου προβλήματος (διακοπή ρεύματος) η παροχή υπηρεσιών ADSL. να παραμείνει ανεπηρέαστη η μετάδοση φωνής, ακριβώς όπως ισχύει με τις γραμμές ISDN. Το υψηλής ταχύτητας κανάλι έχει ταχύτητα μετάδοσης από 1,5Mbps έως 6 Mbps (downstream) και το μεσαίας ταχύτητας 16κbps έως 64 κbps. Κάθε κανάλι μπορεί να υποδιαιρεθεί σε μικρότερου μεγέθους κανάλια.

Η ADSL διαχωρίζεται σε  δύο τύπους (standards) την ADSL-1 και την ADSL-3, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. Η ADSL-1 υπηρεσία παρέχει στο χρηστή την δυνατότητα να λαμβάνει δεδομένα με ταχύτητα ίση με 1,5 - 2 Mbps και να μεταδίδει με ταχύτητα περίπου 16 - 64 kbps. Η υπηρεσία ADSL-3 παρέχει στο χρηστή την δυνατότητα να λαμβάνει δεδομένα με ταχύτητα ίση με περίπου 6 Mbps και να μεταδίδει μέσω ενός διπλής κατευθύνσεως κανάλι (duplex bearer channel) με ταχύτητα που φτάνει τα 64 kbps.

5.1.3-ADSL modems

Τα ADSL modem υποστηρίζουν ταχύτητες μετάδοσης γύρω στα 1544 kbps στην Βόρεια Αμερική και 2048 kbps στην Ευρώπη σύμφωνα με τις ψηφιακές ιεραρχίες Τ1 και Ε1 που υπάρχουν αντίστοιχα σε Αμερική και Ευρώπη. Βέβαια μπορούν να υποστηριχθούν και άλλες ταχύτητες οι οποίες φαίνονται στον πίνακα 5.1.3-1. Ωστόσο στην ελάχιστη διαμόρφωση υπηρεσιών ADSL μπορούμε να έχουμε 1544 kbps ή 2048 kbps για downstream και ένα κανάλι 16 kbps για upstream. Μodems που μπορούν να παρέχουν μέχρι και 8000 kbps για downstream και 640 kbps για upstream είναι διαθέσιμα σήμερα και συνδυάζουν την τεχνολογία ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Πίνακας 5.1.3-1

Η μετάδοση από το δίκτυο στον χρηστή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες μερικοί από τους οποίους είναι το μήκος της γραμμής, η διάμετρος του καλωδίου της γραμμής, η ύπαρξη των λεγόμενων bridged taps στην γραμμή και η cross-coupled παρεμβολή. Η απόσβεση της γραμμής αυξάνεται ανάλογα με το μήκος της γραμμής και με τη συχνότητα μετάδοσης, ενώ μειώνεται όσο αυξάνει η διάμετρος του καλωδίου. Αγνοώντας την ύπαρξη bridged taps σε μια γραμμή και μεταδίδοντας ADSL υπηρεσίες έγιναν κάποιες μετρήσεις για το μήκος της γραμμής, την διάμετρό της και την ταχύτητα δεδομένων που μπορούν να μεταφέρουν οι γραμμές. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στον πίνακα             5.1.3-2.

| Data rate (Mbps) | Wire gauge (AWG) | Wire size (mm) | Distance (kilometers) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 or 2 | 24 | 0.5 | 5.5 |
| 1.5 or 2 | 26 | 0.4 | 4.6 |
| 6.1 | 24 | 0.5 | 3.7 |
| 6.1 | 26 | 0.4 | 2.7 |

Πίνακας 5.1.3-2

Παρόλο που οι μετρήσεις αυτές διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, οι χωρητικότητες γραμμής ανταποκρίνονται στο 95% του συνόλου των γραμμών ενός τηλεφωνικού δικτύου. Πελάτες που βρίσκονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε στον πίνακα θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν με εναλλακτικούς τρόπους, όπως οπτικές ίνες, ασύρματη μετάδοση δεδομένων μέσω οπτικών μεταγωγών κ.λ.

Οι ADSL γραμμές έχουν την δυνατότητα να επιτύχουν ταχύτητες μέχρι τα 6 Mbps για downstream και μέχρι τα 640 Kbps και για τις δυο κατευθύνσεις. Τέτοιες ταχύτητες μεγαλώνουν την χωρητικότητα του υπάρχοντος δικτύου κατά 50 φορές περίπου χωρίς την τοποθέτηση καινούριων καλωδίων. Η τεχνολογία ADSL μπορεί κυριολεκτικά να μετατρέψει το υπάρχον δίκτυο που είναι περιορισμένο σε υπηρεσίες φωνής, κειμένου και χαμηλής ανάλυσης γραφικών σε ένα ευρέως διαδεδομένο δίκτυο, ικανό να παρέχει υπηρεσίες που απαιτούν υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων όπως video. Όλα αυτά η τεχνολογία ADSL μπορεί να τα παρέχει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, ενώ εναλλακτικές μορφές μετάδοσης δεδομένων, όπως οπτικές ίνες, θα χρειάζονταν ένα τεράστιο χρονικό διάστημα για να εγκατασταθούν και επιπλέον το κόστος θα ήταν τεράστιο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος των ADSL.

5.1.4-Εξοπλισμός

Εκτός από ένα ζεύγος καλωδίων για να παρέχουμε ADSL υπηρεσίες χρειάζονται δυο modem και δυο splitter εκ των οποίων το ένα modem και ένα splitter βρίσκονται στην αρχή της γραμμής και το άλλο modem και splitter βρίσκονται στο τέλος της γραμμής

Σχήμα 5.1.4-1

Modem

Τα ADSL modem με το που εγκαθίστανται στην γραμμή αυτομάτως αναγνωρίζουν την χωρητικότητα της γραμμής και διασυνδέονται μεταξύ τους. Με το που γίνεται η διασύνδεση των δυο modem, η διαδικασία μέτρησης της χωρητικότητας της γραμμής συνεχίζεται για όλη της διάρκεια της και καθώς γίνονται συνεχείς αλλαγές. Τα modem αυτά έχουν προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας ψηφιακού σήματος DSP (Digital Signal Processing) και αλγόριθμους διόρθωσης σφαλμάτων που δημιουργούνται κατά την μετάδοση. Παρόλα αυτά υπάρχει μια εξισορρόπηση μεταξύ απόδοσης και απόστασης, δηλαδή όσο υψηλότερη ταχύτητα που απαιτείται τόσο μικρότερη πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ των modem διασύνδεσης. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την απαιτούμενη απόσταση των δύο modem είναι η διάμετρος του καλωδίου που χρησιμοποιείται και το μέγεθος του θορύβου που παρεμβάλλεται στην γραμμή.

Για να γίνει δυνατή η μετάδοση των πληροφοριών, το modem χωρίζει το διαθέσιμο εύρος ζώνης μιας γραμμής με δύο τρόπους, είτε με FDM (Frequency Division Multiplexing) είτε με echo cancellation. Η FDM λειτουργεί ως εξής μια συχνότητα διατίθεται για τα δεδομένα προς τον χρηστή (downstream) και μια συχνότητα διατίθεται για δεδομένα από τον χρηστή (upstream). Το κανάλι που χρησιμοποιείται για downstream χωρίζεται επίσης σε κανάλια μικρότερου εύρους. Η echo cancellation επιβάλλει στο upstream κανάλι να επικαλύψει (overlap) το downstream κανάλι και τα ξεχωρίζει χρησιμοποιώντας local echo cancellation. Και με τις δυο αυτές μεθόδους η συχνότητα μέχρι τα 4kHz διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες, ώστε να χρησιμοποιείται για μετάδοση σήματος φωνής για απλή τηλεφωνική χρήση.

Splitter

Τα ADSL modem χρησιμοποιούνται μαζί με ένα POTS splitter, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε ταυτόχρονη μετάδοση φωνής μέσω του τηλεφώνου και μετάδοση υψηλής ταχύτητας δεδομένων. Τα splitter πολύ γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα σετ από φίλτρα τα οποία εγκαθίστανται στην αρχή και το τέλος της γραμμής και διασφαλίζουν ότι και τα δυο σήματα (ADSL και τηλεφωνικό) θα παραμείνουν στο ζεύγος καλωδίου που πρέπει και δεν θα παρεμβάλουν γειτονικά καλώδια.

Μια από τις κύριες λειτουργίες των φίλτρων αυτών είναι να αποκόπτουν το θόρυβο που δημιουργείται από τις τηλεφωνικές γραμμές ή τους διακόπτες μεταγωγής. Επίσης εμποδίζει το ADSL σήμα να παρεμβληθεί στις τηλεφωνικές γραμμές και να μειώσει την ποιότητα του τηλεφωνικού σήματος. Στην Αγγλία τα χαρακτηριστικά των τοπικών βροχών έκαναν αναγκαστική την χρήση αυτών των ενεργών φίλτρων για να διασφαλίσουν την βασική τηλεφωνική μετάδοση κατά την διάρκεια μιας τυχαίας πτώσης τάσης, καθότι διαθέτει αυτή την δυνατότητα να διαχωρίζει τα δυο σήματα. Το splitter μπορεί να είναι ολοκληρωμένο μέσα στο modem ή να αποτελεί ξεχωριστό τμήμα.

5.1.5-Λειτουργία του συστήματος ADSL

Τo ωφέλιμο εύρος ζώνης ενός ζεύγους καλωδίων χαλκού είναι αρκετά μεγαλύτερο από το εύρος ζώνης της φωνής, άρα με τα ADSL γίνεται ουσιαστικά εκμετάλλευση του εύρους αυτού που δεν μπορούσε ή δεν ήταν ανάγκη να γίνει μέχρι σήμερα. Παρακάτω αναλύεται ακριβώς ο τρόπος αυτός μετάδοσης που χρησιμοποιεί η τεχνολογία ADSL. Αρχικά πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση με δυο modem, ένα στην αρχή της γραμμής, δηλαδή ένα στο «συγκεντρωτή» της γειτονιάς που έχει τοποθετήσει η τηλεφωνική εταιρεία και είναι γνωστός στην Ελλάδα σαν καφάο και ένα στο πέρας της γραμμής και το οποίο επικοινωνεί με το άλλο που βρίσκεται στο καφάο. Στην πραγματικότητα το modem που βρίσκεται στην αρχή δεν είναι ένα μόνο modem, αλλά αρκετά modem μαζί ενσωματωμένα σε ένα και είναι γνωστά σαν DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). Η συσκευή αυτή κάνει ότι θα έκανε κάθε modem χωριστά, τερματίζει την γραμμή, πολυπλέκει τις πληροφορίες από τον κάθε χρηστή και τις αποστέλλει στο δίκτυο, και τέλος αποπλέκει αυτές που «έρχονται» από το δίκτυο και τις αποστέλλει στο modem που τις ζήτησε.

Για την ADSL είχαν αρχικά προταθεί δυο είδη διαμόρφωσης, η CAP (Carrierless Amplitude-Phase modulation) και η DMT (Discrete Multi-Tone), καθεμία από τις οποίες είχε τα πλεονεκτήματά της. Ωστόσο η αγορά τελικά έδωσε απάντηση στο αρχικό ερώτημα ποια από τις δύο είναι η καλύτερη. Αρχικά η CAP είχε επικρατήσει, καθώς τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ήταν έτοιμα σε ποσότητες ικανές να καλύψουν την ζήτηση και με ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα ότι ήδη λειτουργούσαν. Ένας μεγάλος αριθμός από προϊόντα που χρησιμοποιούσαν αυτά τα κυκλώματα αρχικά εγκαταστάθηκαν από τους παροχείς σε διάφορα σημεία που είχαν ζητήσει την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Τέθηκαν όμως ζητήματα προτύπων και συμβατότητας (συλλειτουργίας) μεταξύ πωλητών και υλοποιήσεων. Η DMT από την άλλη βρίσκονταν στην μάχη των προτύπων για αρκετό καιρό πριν εμφανιστεί η CAP στην αγορά και συνέχισε να εξελίσσεται. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ως πρότυπο από ένα μεγάλο αριθμό παροχέων υπηρεσιών. Η τεχνολογία αυτή χαρακτηριζόταν αρχικά από μερικές καινοτομίες, οι οποίες δεν άνηκαν αρχικά στα χαρακτηριστικά όπως Rate Adaption (κάθε στιγμή ο ρυθμός μπορεί να μεταβάλετε σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην γραμμή), ενώ από την άλλη τα ολοκληρωμένα κυκλώματα τα οποία ακολουθούν αυτό το πρότυπο άργησαν κατά πολύ να βρουν το δρόμο τους για την αγορά. Τελικά η λύση δόθηκε από την ίδια την αγορά  και για τα ADSL επικράτησε η διαμόρφωση DMT.

5.1.5.1-Διαμόρφωση CAP

Η διαμόρφωση CAP είναι παραλλαγή μιας παλαιότερης και καθιερωμένης μορφής διαμόρφωσης, της QAM (Quadrature amplitude modulation), η οποία χρησιμοποιεί δυο υψίσυχνα διαμορφωμένα φέροντα ίδιας συχνότητας, αλλά με μια διάφορα φάσης κατά 90°. Τα φέροντα διαμορφώνονται κατά πλάτος ανεξάρτητα για να μεταφέρουν την πληροφορία του σήματος. Αντίθετα με την DMT δεν αναπροσαρμόζεται στο βέλτιστο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων για τις επικρατούσες συνθήκες της γραμμής. Πρόσφατες εξελίξεις ωστόσο έχουν οδηγήσει σε υλοποιήσεις και των δυο συστημάτων τα οποία μπορούν να δουλεύουν σε μια μεταβλητού ρυθμού λειτουργί, την RADSL λειτουργία.

5.1.5.2-Κωδικοποίηση  DMT

Ο τρόπος που λειτουργεί η DMT είναι ο εξής: για να μεταδοθεί η πληροφορία σε όλο το φάσμα του καλωδίου, το συνολικό εύρος ζώνης διαιρείται σε μικρότερα κανάλια μεγέθους περίπου 4 kHz το καθένα και σε αυτά μεταδίδεται χωριστά κάθε ένα κομμάτι της πληροφορίας που είναι προς μετάδοση. Δηλαδή μπορούμε να παρομοιάσουμε την μετάδοση αυτή σαν ένα μεγάλο δρόμο που για να κατασκευασθεί χρησιμοποιούμε αρκετές μικρές εταιρείες που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν ένα κομμάτι του δρόμου παράλληλα με τις άλλες, αντί να αναθέσουμε το έργο σε μία μόνο μεγάλη εταιρεία. Βέβαια όπως ακριβώς και στο έργο, έτσι κι εδώ πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να συντονίζει τις εργασίες, Για το λόγο αυτό στην DMT υπάρχει κάποιο κανάλι που παίζει τον ρόλο του συντονιστή-ελεγκτή. Ο ακριβής τρόπος λειτουργίας της DMT θα αναλυθεί παρακάτω.

Τα κανάλια στα οποία υποδιαιρείτε το συνολικό εύρος ζώνης έχουν εύρος ακριβώς 4,3125 kHz το καθένα και χρησιμοποιούνται συνολικά 256 κανάλια, δηλαδή το συνολικό εύρος ζώνης μια γραμμής ADSL είναι περίπου:

256 * 4,3125 = 1,104MHz

Κάθε κανάλι χρησιμοποιεί ένα φέρον ημίτονο στο μέσο του εύρους ζώνης του και το οποίο είναι διαμορφωμένο κατά QAM. Όλα τα κανάλια έχουν το ίδιο εύρος ζώνης και μπορούμε να χρησιμοποιήσομε για όλα το ίδιο ρυθμό σύμβολου ο οποίος είναι στα 4 kHz, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του σχήματος 5.1.5.2-1

Σχήμα 5.1.5.2-1

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν χρησιμοποιούνται και τα 256 κανάλια για την μετάδοση πληροφορίας. Το πρώτο κανάλι, το οποίο είναι περίπου μέχρι τα 4 kHz, δεν χρησιμοποιείται από το ADSL, αλλά είναι ελεύθερο και διαχωρίζεται από τον splitter για να χρησιμοποιηθεί για το απλό τηλεφωνικό σήμα, το οποίο πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το υπόλοιπο ADSL σύστημα, ώστε σε περίπτωση διακοπής της μετάδοσης ADSL λόγω κάποιου προβλήματος να είναι δυνατή η τηλεφωνική σύνδεση. Εκτός από το πρώτο κανάλι στην DMT που μένει αχρησιμοποίητο δεν χρησιμοποιούνται για μετάδοση πληροφορίας και τα επόμενα 4 κανάλια τα οποία χρησιμοποιούνται ως ζώνη προστασίας (quardband). Έτσι για την μετάδοση της πληροφορίας μένει να χρησιμοποιηθούν τα υπόλοιπα κανάλια από το 6 και μετά. Έτσι για μετάδοση δεδομένων από τον χρηστή στο δίκτυο χρησιμοποιούνται τα επόμενα 32 κανάλια (upstream) και από το δίκτυο στο χρηστή χρησιμοποιούνται 218 κανάλια (downstream). Ένας αριθμός από κανάλια δεν χρησιμοποιείται για την μετάδοση πληροφορίας αλλά για να συντονίζει την μετάδοση και για να εκτελεί διάφορες άλλες απαραίτητες εργασίες. Αυτός είναι ο αλγόριθμος λειτουργίας της DMT όταν και οι δυο κατευθύνσεις πολυπλέκονται στο ίδιο καλώδιο με FDM (frequency division multiplexing). Υπάρχει και η περίπτωση οι δυο κατευθύνσεις να χρησιμοποιούν από κοινού κάποιο εύρος ζώνης, οπότε ο διαχωρισμός τους γίνεται με echo cancellation. Σήμερα χρησιμοποιούνται και οι δυο αυτές τεχνικές για την μετάδοση της πληροφορίας στα ADSL, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1.5.2-2

Σχήμα 5.1.5.2-2

5.1.5.3-Διαμόρφωση QAM

Η διαμόρφωση QAM χρησιμοποιεί ένα ημίτονο για να διαμορφώσει την ψηφιακή πληροφορία. Δηλαδή κωδικοποιεί την πληροφορία σε διάφορους συνδυασμούς πλάτους και φάσης ενός ημίτονου. Η QAM είναι μια διαμόρφωση που στηρίζεται στο διάγραμμα χώρου σημάτων δηλαδή ένα πίνακα που χρησιμοποιείται για να γίνει αντιστοίχηση ενός συρμού από bit σε κάποιο σύμβολο. Κατά την διαδικασία διαμόρφωσης της πληροφορίας ένας συρμός από bit εισέρχεται στο διαμορφωτή και αυτός τον αντιστοιχίζει στο κατάλληλο σύμβολο δηλαδή σε ένα συνδυασμό πλάτους και φάσης ενός ημίτονου. Η μορφή του ημτόνου που θα μεταδοθεί καθορίζεται πλήρως από το πλάτος και την φάση του. Η διαδικασία αποκωδικοποίησης του σήματος είναι περίπου αντίστοιχη με την διαδικασία διαμόρφωσης, το ημίτονο αποκωδικοποιείται στο σύμβολο που αντιστοιχεί και στην συνεχεία χρησιμοποιώντας τον πίνακα αντιστοιχίζετε σε ένα συρμό από bit. Στο σχήμα 5.1.5.3-1 βλέπουμε ένα διάγραμμα χώρου σημάτων για συρμούς δυο bit και τεσσάρων bit.

Σχήμα 5.1.5.3-1

Ο διαμορφωτής παίρνει κάθε φορά ένα πλήθος b δυαδικών ψηφίων (στο σχήμα μας ήταν δυο και τέσσερα bits) και στη συνέχεια ψάχνει στον πίνακα να βρει σε ποιο σύμβολο αντιστοιχεί ο συρμός αυτός από bits και πραγματοποιεί την αντιστοίχηση αυτή. Το σημείο όπου αντιστοιχεί ο συρμός, όπως φαίνεται πολύ καλά από το σχήμα, αντιστοιχεί σε ένα πλάτος και μια φάση που μπορεί εύκολα να αναπαρασταθεί από ένα μιγαδικό αριθμό  Z = X + jY = A*exp(φ). Ο αριθμός των σημείων που αντιστοιχείται ένας συρμός από bit και άρα και ο αριθμός των συμβολών του διαγράμματος εξαρτάται από το b και ισούται με 2b (4 σημεία για το πρώτο constalation και 16 σημεία για το δεύτερο constalation του σχήματος). Τώρα το μέγεθος του b που επιλέγουμε, δηλαδή την πυκνότητα των συμβολών στο διάγραμμα και άρα και του αριθμού των bit που κωδικοποιούνται μαζί, εξαρτάται καθαρά από την ποιότητα του δέκτη, δηλαδή από την ικανότητα του αποδιαμορφωτή να καθορίσει το πλάτος και την φάση του σήματος που έλαβε από τον πομπό με όσο το δυνατόν μικρότερη αβεβαιότητα. Η ακρίβεια αυτή που απαιτείται δεν εξαρτάται μόνο από τον δέκτη, αλλά και από το πόσο εξασθένισε το σήμα αυτό κατά την μετάδοση και από όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα μια σύνδεσης.

Ο ρυθμός συμβόλου αναφέρεται στον ρυθμό με τον οποίο η QAM κωδικοποιεί τα επόμενα b bits κάθε φορά ή αντιστρόφως στο χρόνο που διαρκεί στην γραμμή το διαμορφωμένο ημίτονο. Οπότε για να δούμε πως είναι στην πράξη θα χρησιμοποιήσουμε το πιο εύκολο παράδειγμα: ένα αναλογικό modem φωνής κωδικοποιεί γύρω στα 9 με 10 bits μαζί, δηλαδή b=10 ήτοι 1024 σύμβολα και με ρυθμό σύμβολου κοντά στα 3429Hz, μπορούν να επιτευχθούν ταχύτητες κοντά στα 33,6kbps. Είναι γνωστό ότι το διαμορφωμένο ημίτονο καταλαμβάνει εύρος ζώνης στην γραμμή ίσο με το ρυθμό σύμβολου και άρα για το αναλογικό modem που εξετάζουμε στο παράδειγμα θα απαιτείται εύρος ζώνης ίσο με 3429 Hz. Τώρα αν η φέρουσα συχνότητα σε μια γραμμή για μετάδοση φωνής είναι στα 1900 Hz περίπου τότε το εύρος ζώνης που απαιτεί ένα αναλογικό modem είναι από 185 Hz έως τα 3615 Hz (1900+/- 1715). Αυτή είναι η διαδικασία που λειτουργεί ένα αναλογικό modem. Παρόμοια λειτουργία έχει και ένα ADSL modem, αλλά πιο περίπλοκη λόγω της περιπλοκότητας που έχει λόγω κατασκευής

5.1.6-Υπηρεσίες που προσφέρονται από το σύστημα ADSL .

Όπως είναι γνωστό το ADSL είναι μια από τις τεχνολογίες xDSL όπου κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ασύμμετρη, δηλαδή το εύρος ζώνης που παραχωρείται για να «κατεβάσει» ο χρηστής (dowstream) είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το upstream. Έτσι ως τεχνολογία ευνοεί αυτούς που «κατεβάζουν» από το δίκτυο και όχι όποιους θέλουν και να στείλουν με ίδια ταχύτητα.

Έτσι τα ADSL είναι χρήσιμα για υπηρεσίες Video On Demand (VOD), δηλαδή βίντεο κατά απαίτηση, με λίγα λόγια θα μπορεί κάποιος να παρακολουθεί μέσω δικτύου βίντεο. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι είτε “real time” είτε “non real time”, δηλαδή θα μπορεί να παρακολουθεί ακόμα και τηλεόραση μέσω δικτύου με χαμηλή ποιότητα βέβαια, αλλά αρκετά ικανοποιητική και συγκρίσιμη με το τηλεοπτικό σήμα. Το VOD όπως είναι φανερό απαιτεί μεγάλη ταχύτητα για τα δεδομένα που κατεβαίνουν και μικρό εύρος ζώνης για δεδομένα που αποστέλλονται, όπως διάφορες εντολές προσωρινής διακοπής αποστολής, επιλογή κάποιας κατάστασης σε interactive video, επανάληψης και όποιες άλλες εντολές χρησιμοποιούμε σε μια συσκεύη βίντεο.

Επίσης η ADSL τεχνολογία δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να κατεβάσει μουσικά αρχεία, όπως και το να παρακολουθήσει διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που δεν προβάλλονται στην χώρα τους, μέσω διαδικτύου. Επίσης η ADSL τεχνολογία δίνει την δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να συμμετάσχουν σε παιχνίδια που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο (network games) και έχουν μεγάλες απαιτήσεις γραφικών και άρα μεγάλη απαίτηση σε ταχύτητα μετάδοσης.

Γενικά η ADSL τεχνολογία δεν ευνοεί υπηρεσίες που απαιτούν μεγάλη ταχύτητα στο upstream, όπως είναι το videoconference, αλλά και άλλες εφαρμογές που αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις. Άρα από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η ADSL τεχνολογία απευθύνεται κυρίως σε οικιακούς χρηστές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που οι απαιτήσεις για downstream είναι μεγάλες και δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις για upstream. Συμπέρασμα όλων αυτών είναι ότι η ADSL τεχνολογία μπορεί να κάνει το διαδίκτυο πιο φιλικό και πιο γρήγορο για το μέσο χρηστή, παρέχοντας του υπηρεσίες και εφαρμογές που δεν ήταν δυνατό με τις υπάρχουσες τεχνολογίες και παράλληλα, του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα καινούργιο 'μπουκέτο' υπηρεσιών στο διαδίκτυο που δεν υπήρχε καν η δυνατότητα να προσφερθούν, όπως συνδρομητική τηλεόραση, και να βοηθήσει την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν χωρίς μεγάλο κόστος από τον παροχέα, καθώς το κόστος τοποθέτησης ADSL είναι σχετικά χαμηλό και θα επιβαρυνθεί με μέρος αυτού και ο πελάτης, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η χρήση του τηλεφωνικού δικτύου και άρα τα έσοδα των εταιρειών που παρέχουν 'σταθερή' τηλεφωνία σε μια περίοδο όπου η GSM τεχνολογία έχει βοηθήσει την ανάπτυξη των κινητών και οι τιμές που προσφέρουν για απλή τηλεφωνία έχουν αρχίσει να γίνονται συγκρίσιμες με αυτές του σταθερού δικτύου.

5.1.7-Τεχνολογίες  παρόμοιες με την ADSL .

- G.liteADSL: To πρότυπο αυτό έχει αρκετά πλεονεκτήματα για 'φτωχούς' χρηστές, δηλαδή για χρήστες που δεν έχουν μεγάλες ανάγκες για ταχύτητα, αλλά η ταχύτητα της ISDN δεν τους είναι αρκετή. Είναι μια πιο ήπια μορφή της ADSL τεχνολογίας και προσφέρει ταχύτητες περίπου 30 φορές μεγαλύτερες από τα αναλογικά modem που δουλεύουν στα 56 k. Με λίγα λόγια επιτυγχάνει ταχύτητες για downstream κοντά στα 1,5 Mbps και γύρω στα 500 kbps για upstream. Το G.lite αποτελεί ένα πρότυπο της ITU (ITU G.992.2) παγκόσμια προτυποποιημένο. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του είναι ότι η εμβέλεια του που φτάνει περίπου τα 8 km για διάμετρο καλωδίου 0.5 mm. Ένα άλλο και ίσως πιο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη για τοποθέτηση splitter στο χώρο του συνδρομητή και έτσι δεν είναι αναγκαία η αποστολή στο συνδρομητή κάποιου ειδικευμένου συνεργείου για την τοποθέτηση του, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος εγκατάστασης που θα ήταν αναγκασμένος να πληρώσει ο συνδρομητής. Επιπλέον το G.lite αποτελεί μια ιδανική λύση για οικιακούς χρηστές internet, καθώς οι ταχύτητες που επιτυγχάνει είναι πολύ ικανοποιητικές για μικρούς χρηστές.

- RADSL(rate-adaptive DSL): To RADSL όπως απρρέειι από το όνομά του, μπορεί να μεταβάλει την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, δηλαδή το modem του έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει την ταχύτητα μετάδοσης σύμφωνα με την ποιότητα της γραμμής. Δηλαδή αν η γραμμή είναι αρκετά μεγάλη σε μήκος ή η διάμετρος καλωδίου είναι αρκετά μικρή, τότε το modem αυτόματα μειώνει την ταχύτητα μετάδοσης. Είναι χρήσιμο κυρίως σε γραμμές με μήκη μεγαλύτερα των 4km και πρόκειται για μια μη προτυποποιημένη έκδοση ADSL. Σημειώνουμε επίσης ότι το προτυποποιημένο ADSL δίνει την δυνατότητα στο modem του να μεταβάλει την ταχύτητα σύμφωνα με τις δυνατότητες της γραμμής.

5.1.8-Κατάσταση αγοράς της τεχνολογίας ADSL

Τα ADSL modem έχουν ελεγχθεί και έχουν περάσει επιτυχώς τον έλεγχο από τουλάχιστον 30 τηλεφωνικές εταιρίες σε Ευρώπη και Αμερική και χιλιάδες γραμμές έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες πειραματικές δoκιμ;eς και στις δυο ηπείρους. Ένας μεγάλος αριθμός τηλεφωνικών εταιρειών σχεδιάζει την αγορά του συστήματος ADSL, κυρίως για την μεταγωγή δεδομένων, αλλά και για βίντεο και άλλες εφαρμογές, όπως υπηρεσίες αγοράς μέσω internet, interactive παιχνίδια και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι εταιρείες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και κατασκευής τηλεπικοινωνιακού υλικού παρουσίασαν πομποδέκτες για ADSL οι οποίοι  ήδη έχουν δοκιμαστεί. Αυτοί οι πομποδέκτες συνδυάζουν off-the-self στοιχεία, προγραμματιζόμενους ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος και custom ASICs (applicatin speciffic intergrated cirrcuits). Συνεχείς έρευνες πάνω στους πομποδέκτες αυτούς (modem, DSLAM) από τις εταιρείες αυτές, έχουν αυξήσει την λειτουργικότητα τους και έχουν μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και το το κόστος τους, ευνοώντας την ευρεία διάδοση της ADSL τεχνολογίας και όλων των υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει αυτή.

5.1.9-Προβλήματα της τεχνολογίας ADSL .

5.1.9.1-Η ανεύρεση των επαγωγικών φορτίων

Τα φορτισμένα πηνία (loading coils) είχαν αρχικά χρησιμοποιηθεί εξισωτές απόσβεσης, δηλαδή για να είναι η απόσβεση σε κάθε συχνότητα σταθερή, ώστε να μην υπάρχει παραμόρφωση στο σήμα. Αυτά τα πηνία εμποδίζουν την μετάδοση κάθε DSL υπηρεσίας από την γραμμή όπου έχουν εγκατασταθεί, μειώνοντας το εύρος ζώνης το οποίο επιτρέπουν να διέλθει.

5.1.9.2-Μέτρηση του μήκους της γραμμής

Όλες οι xDSL επηρεάζονται από το μήκος της γραμμής. Γενικά ισχύει ότι όσο μεγαλύτερο το μήκος της γραμμής, τόσο μικρότερο bitrate μπορούμε να επιτύχουμε στην γραμμή αυτή.

5.1.9.3-Η ανεύρεση briged taps

Η ύπαρξη μιας ή παραπάνω brigded tap, όπως και το μήκος της επηρεάζει κατά πολύ την απόδοση μιας γραμμής στην παροχή  ΑDSL υπηρεσιών.

5.1.9.4-Μέτρηση του θορύβου

Ο θόρυβος από την παρουσία άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται για μετάδοση δεδομένων επηρεάζει την απόδοση της υπηρεσίας ΑDSL και θα πρέπει να γίνεται η μέτρηση αυτών των παρεμβολών. Ο θόρυβος μέχρι τα 1,1MHz είναι αυτός ο οποίος προκαλεί προβλήματα στην ADSL και η παρουσία T1 η οποία μπορεί να επηρεάσει κατά πολύ κάποιες ADSL γραμμές.

5.2-VDSL

5.2.1-Εισαγωγή

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες δεδομένων τις οποίες χρειάζεται να μεταδίδει ένα τηλεφωνικό δίκτυο: φωνή (voice), δεδομένα (data) και video. Μέχρι σήμερα οι διάφοροι μεταγωγείς δεδομένων, οι τηλεφωνικές εταιρείες και οι εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης, μετέδιδαν μία ή το πολύ δύο από τις τρεις αυτές κατηγορίες. Οι τηλεφωνικές εταιρείες που τελικά θα καταφέρουν να «επιζήσουν» και πιθανότατα να κατακτήσουν το πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών είναι αυτές που θα καταφέρουν να μεταδίδουν και τις τρεις αυτές υπηρεσίες (φωνή, δεδομένα και βίντεο) ταυτοχρόνως και μέσα από ένα ενοποιημένο δίκτυο (unified network). Η βασική αρχιτεκτονική του δικτύου αυτού είναι η έξης: όλες οι πληροφορίες θα μεταφέρονται μέσα από ένα δίκτυο οπτικών ινών σε απόσταση πολύ κοντά στο σημείο που θέλουμε να τις μεταδώσουμε και μετά για να γίνει η τελική μεταγωγή θα εμπιστευόμαστε το υπάρχον δίκτυο χάλκινων καλωδίων. Αυτή η αρχιτεκτονική έχει αποφασιστεί από τις εταιρείες και ήδη οι 16 μεγαλύτερες από αυτές έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν τα δίκτυα τους με βάση την αρχιτεκτονική αυτή (Σχήμα 5.2.1-1).

Σχήμα 5.2.1-1

Η τεχνολογία VDSL είναι μια από τις εφαρμογές, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με το δίκτυο FTTN (Fiber To The Neigborhood). Με απλούς όρους οι VDSL γραμμές θα μεταφέρουν με μεγάλη ταχύτητα δεδομένα σε σχετικά μικρές αποστάσεις, χρησιμοποιώντας τα ήδη εγκατεστημένα χάλκινα καλώδια. Οι ταχύτητες μετάδοσης θα εξαρτώνται κυρίως από το μήκος του βρόχου. Η μεγαλύτερη downstream ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί από μια VDSL γραμμή είναι μεταξύ 51 Mbps και 55 Mbps σε βρόχο μήκους μέχρι τα 1000 ποδιά, δηλαδή περίπου 300 μέτρα. Σχετικά χαμηλές ταχύτητες downstream μέχρι περίπου τα 13 Mbps μπορούν να επιτευχθούν εύκολα σε αποστάσεις μέχρι τα 4000 ποδιά, δηλαδή μέχρι τα 1200 μέτρα. Ταχύτητες upstream στα αρχικά μοντέλα VDSL που ήταν ασύμμετρα έφταναν από 1,6 μέχρι τα 2,3 Mbps. Επίσης ένα βασικό σημείο των VDSL όπως άλλωστε και όλων των xDSL, είναι ότι στα κανάλια upstream και downstream χρησιμοποιούνται πάντα διαφορετικές συχνότητες από το βασικό κανάλι μετάδοσης φωνής και από τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται για τα ISDN, έτσι ώστε να υπάρχει μια ανεξαρτησία μεταξύ μετάδοσης φωνής και VDSL.

Παρόλο που η τεχνολογία VDSL δεν έχει αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό που έχουν οι άλλες τεχνολογίες xDSL, η μελέτη της έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για εφικτούς στόχους όσον αφορά την ταχύτητα μετάδοσης και το μήκος βρόχου. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον πίνακα .1  προέρχονται από τμήματα ενός δικτύου SONET (Synchronoys Optical Νetwork) και SDH (Synchronous Digital Hierarchy) με θεωρητική τιμή τα 155,52 Mbps και ονομαστικές τα 51,84 Mbps, 25,92 Mbps και τα 12,96 Mbps. Η ταχύτητα μετάδοσης downstream εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των δύο σημείων μεταγωγής κι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, αυξάνεται όσο μειώνεται η απόσταση.

| Ταχύτητα Μετάδοσης (Mbps) | Απόσταση (feet) | Απόσταση (meters) |
| --- | --- | --- |
| 12.96-13.8 | 4500 | 1500 |
| 25.92-27.6 | 3000 | 1000 |
| 51.84-55.2 | 1000 | 300 |

Πίνακας 5.2.1-1

Οι ταχύτητες upstream είναι ακόμη υπό μελέτη, αλλά υπάρχουν δύο γενικές κατευθύνσεις, μια για ασύμμετρη μετάδοση όπου η ταχύτητα κυμαίνεται από 1,6 έως 2,3 Mbps και μία για συμμετρική μετάδοση όπου η ταχύτητα θα είναι ισοδύναμη με την downstream.

5.2.2-VDSL απαιτήσεις και ταχύτητες

Η VDSL είναι η τεχνολογία DSL με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα μεταγωγής, που φτάνει τα 52 Mbps και με απλούστερες μεθόδους υλοποίησης από τις αντίστοιχες της τεχνολογίας ΑDSL. Αρχικά η ονομασία της ήταν VΑDSL (Very-High-Data-Rate Asymmetric DSL), μετονομάστηκε όμως σε VDSL από την ομάδα εργασίας Τ1Ε1.4. Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η αλλαγή στο όνομα είναι ότι αντίθετα με ότι συμβαίνει στην ΑDSL, όπου η μεταγωγή είναι μόνο ασύμμετρη, στη VDSL μπορεί να είναι είτε συμμετρική είτε ασύμμετρη. Όσον αφορά τις ταχύτητες, η VDSL είναι περίπου 10 φορές ταχύτερη από την ΑDSL και πάνω από 30 φορές ταχύτερη από την ΗDSL, ωστόσο αυτή η διάφορα στις ταχύτητες έχει μειονεκτήματα, με το κυριότερο μέχρι στιγμής να είναι ότι το μήκος του βρόχου πρέπει να είναι πολύ περιορισμένο για να είναι δυνατή η εφαρμογή VDSL υπηρεσιών. Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε μια σύγκριση διάφορων DSL υπηρεσιών και το μέγιστο μήκος βρόχου όπου μπορούν να εφαρμοστούν. Η VDSL, όπως είναι φανερό από τον παρακάτω πίνακα 5.2.2-1, έχει μία σαφή υπέροχη όσων αφορά τις ταχύτητες μετάδοσης έναντι όλων των άλλων DSL. Επίσης η VDSL υποστηρίζει συμμετρικές και ασύμμετρες εφαρμογές και είναι ιδανική για δίκτυα ευρείας ζώνης Full-service (βίντεο, φωνή και δεδομένα ταυτόχρονα).

| DSL Type | Symmetric/Asymmetric | Loop Range (kft) | Downstream (Mbps) | Upstream (Mbps) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDSL | symmetric | 18 | 0.128 | 0.128 |
| SDSL | symmetric | 10 | 1.544 | 1.544 |
| HDSL (2 pairs) | symmetric | 12 | 1.544 | 1.544 |
| ADSL G.lite | asymmetric | 18 | 1.5 | 0.256 |
| ADSL | asymmetric | 12 | 6 | 0.640 |
| VDSL | asymmetric | 3 | 26 | 3 |
|  | asymmetric | 1 | 52 | 6 |
|  | symmetric | 3 | 13 | 13 |
|  | symmetric | 1 | 26 | 26 |

Πίνακας 5.2.2-1

Η VDSL τεχνολογία λειτουργεί όπως περίπου όλες οι DSL τεχνολογίες, δηλαδή εκμεταλλεύεται την ιδιότητα του χάλκινου καλωδίου να μεταδίδει συχνότητες μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιεί το δίκτυο για απλή μεταγωγή φωνής και για τις ISDN γραμμές. Με αυτή την τεχνολογία είναι δυνατό να γίνει αξιοποίηση του ήδη εγκαταστημένου δικτύου για την πρόσφορα υπηρεσιών ευρείας ζώνης πάνω στο ίδιο φυσικό μέσο. Το φάσμα των VDSL ξεκινά από την συχνότητα των 200 kHz και φτάνει μέχρι τα 30 MHz. Η κατανομή φάσματος συχνοτήτων γενικά της VDSL δεν είναι σταθερή, γιατί εξαρτάται από το αν είναι συμμετρική ή ασύμμετρη η μετάδοση και από την ίδια την γραμμή. Η ανεξαρτησία της λειτουργίας του σήματος βασικής ζώνης (φωνής) και του σήματος των γραμμών ISDN σε περίπτωση που έχουμε για κάποιο λόγο διακοπή της λειτουργίας της VDSL διασφαλίζεται και εδώ όπως και στα ΑDSL, με κάποια παθητικά φίλτρα που ονομάζονται splitters. Παρακάτω, στο σχήμα    5.2.2-1 έχουμε μια εικόνα για το πώς είναι η κατανομή φάσματος ενός μη συμμετρικού VDSL  με ταχύτητα downstream 25.92 Mbps και ταχύτητα upstream 3.24 Mbps.

Σχήμα 5.2.2-1

5.2.3-Είδη VDSL

Η βασική διάφορα VDSL και ΑDSL είναι ότι οι VDSL χωρίζονται σε συμμετρικές και μη συμμετρικές, Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε τις δυο αυτές τεχνολογίες και τις διαφορές τους στην ταχύτητα μετάδοσης.

5.2.3.1-Ασύμμετρες VDSL.

Οι ασύμμετρες VDSL σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετούν μια σειρά από υπηρεσίες που δεν έχουν ανάγκη από συμμετρική μεταγωγή. Μερικές από αυτές είναι η μετάδοση ψηφιακής τηλεόρασης video on demand, πρόσβαση στο διαδικτυο με υψηλή ταχύτητα, τηλε-εκπαίδευση, τηλεϊατρική. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν απαίτηση για μεγαλύτερο εύρος downstream και μικρότερο εύρος upstream και για αυτό το λόγο ονομάζονται ασύμμετρες. Ένα παράδειγμα είναι η HDTV η οποία απαιτεί 18 Mbps για downstream ώστε να μεταδίδει εικόνα και για upstream έχει ανάγκη ταχύτητες της τάξης των μερικών kbps που χρειάζονται για αλλαγή καναλιών κάμερας, επανάληψη και σταμάτημα. Οι πίνακες παρακάτω μας διευκρινίζουν τις ταχύτητες που καθόρισε για την VDSL η ANSI T1/E1.

Downsream ταχύτητες για μη συμμετρικές VDSL υπηρεσίες.

( ANSI T1E1.4)

| Typical Service Range | Bit Rate (Mbps) | Symbol Rate (Mbps) | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| short range, 1 kft | 51.84 | 12.96 | baseline |
|  | 38.88 | 12.96 |  |
|  | 29.16 | 9.72 | optional |
|  | 25.92 | 12.96 |  |
| medium range, 3 kft | 25.92 | 6.48 | baseline |
|  | 22.68 | 5.67 |  |
|  | 19.44 | 6.48 |  |
|  | 19.44 | 4.86 | optional |
|  | 16.20 | 4.05 |  |
|  | 14.58 | 4.86 |  |
|  | 12.96 | 6.48 |  |
| long range, 4.5 kft | 12.96 | 3.24 | baseline |
|  | 9.72 | 3.24 | optional |
|  | 6.48 | 3.24 |  |

Πίνακας 5.2.3.1-1

Upstream ταχύτητες για μη συμμετρικές VDSL υπηρεσίες

( ANSI T1E1.4)

| Typical Service Range | Bit Rate (Mbps) | Symbol Rate (Mbps) | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| short range, 1 kft | 6.48 | 0.81 | baseline |
|  | 4.86 | 0.81 | optional |
|  | 3.24 | 0.81 |  |
| medium range, 3 kft | 3.24 | 0.405 | baseline |
|  | 2.43 | 0.405 | optional |
|  | 1.62 | 0.405 |  |
| long range 4.5 kft | 3.24 | 0.405 | baseline |
|  | 2.43 | 0.405 | optional |
|  | 1.62 | 0.405 |  |

Πίνακας 5.2.3.1-2

5.2.3.2-Συμμετρικές VDSL.

Η VDSL έχει σχεδιαστεί για να μεταδίδει ακόμα και συμμετρικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους που έχουν ανάγκη για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας δεδομένων και εφαρμογές τηλεδιάσκεψης κ.ο.κ. Οι συμμετρικές VDSL μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αντικαταστάτες μικρού φορτίου Τ1 και για nxT1 ταχύτητες και επιπλέον να υποστηρίξει και άλλες επαγγελματικές εφαρμογές. Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει τα στάνταρ που καθορίσθηκαν από την ANSI T1E1.4. Για ταχύτητες μεταξύ 6.48 Mbps και 25.92 Mbps θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η VDSL παρέχει υπηρεσίες συμμετρικές μεταξύ του standard Τ1 (1.536 Mbps) και του standard T3 (44.376 Mbps), γεφυρώνοντας το τεράστιο κενό που υπάρχει μεταξύ αυτών των δυο καθορισμένων στάνταρ χρησιμοποιώντας λύσεις πάνω σε ζεύγη καλωδίων χαλκού. Παρόλο που η ANSI δεν έχει καθορίσει πλήρως την ταχύτητα και την απόσταση για μεγάλης απόστασης συμμετρικές υπηρεσίες είναι πιθανό να υποστηρίζονται από 6 Mbps μέχρι 1.5 Mbps διάμεσου βρόχων από 3000 πόδια μέχρι 10000 ποδιά .

Ταχύτητες για συμμετρικές VDSL υπηρεσίες

( ANSI T1E1.4)

| Typical Service Range | Bit Rate (Mbps) | Downstream Symbol Rate (Mbps) | Upstream Symbol Rate (Mbps) |
| --- | --- | --- | --- |
| short range, 1 kft | 25.92 | 6.48 | 7.29 |
|  | 19.44 | 6.48 | 7.29 |
| medium range, 3 kft | 12.96 | 3.24 | 4.05 |
|  | 9.72 | 3.24 | 2.43 |
|  | 6.48 | 3.24 | 3.24 |

Πίνακας 5.2.3.2-1

5.2.4-Υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα συστήματα VDSL

Η VDSL τεχνολογία μπορεί να παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών ταυτοχρόνως, κάτι που δεν ήταν δυνατόν να καταστεί εφικτό παλαιοτέρα, δίνοντας την δυνατότητα στους παροχείς υπηρεσιών να προσφέρουν νέες συνδρομητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πολυμέσων. Οι τηλεφωνικές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν τηλεφωνία και υπηρεσίες πληροφοριών τώρα μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους προσφέροντας πλήρεις υπηρεσίες και φιλοξενώντας βιντεοκεντρικές εφαρμογές όπως αυτές που βλέπουμε στον πίνακα 5.2.4-1. Αυτό επιτρέπει σε αυτούς που χρησιμοποιούν τηλεφωνικές εταιρείες να ανταγωνιστούν με τους παροχείς καλωδιακής τηλεόρασης (CATV) αποτελεσματικά.

VDSL εφαρμογές

| VDSL Applications | True Multimedia | High-Speed Internet Access |
| --- | --- | --- |
| video on demand | broadcast digital TV | distance learning |
| telemedicine | interactive video | video conferencing |
| HDTV | electronic commerce | electronic publishing |
| intranet and telecommuting | video games | karaoke on demand |

Πίνακας 5.2.4-1

Αν όμως ο αρχικός λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε η ADSL τεχνολογία ήταν για να παράσχει ένα «μπουκέτο» υπηρεσιών ευρείας ζώνης στις αστικές περιοχές, τότε γιατί αναπτύχθηκε η VDSL; Εκτός από την δυνατότητα που έχουμε με την VDSL για μετάδοση συμμετρικών υπηρεσιών ο πίνακας 5.2.4-2 μας δείχνει ότι μακροπρόθεσμα η ADSL έχει περιορισμένες σχετικά δυνατότητες για να μεταφέρει ένα πλήρες «μπουκέτο» υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Η VDSL ωστόσο είναι καλά προσαρμοσμένη στο να μεταδίδει αυτές τις υπηρεσίες τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Υπηρεσίες ADSL και VDSL.

| Application | Downstream | Upstream | ADSL | VDSL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internet access | 400 kbps–1.5 Mbps | 128 kbps–640 kbps | yes | yes |
| Web hosting | 400 kbps–1.5 Mbps | 400 kbps–1.5 Mbps | today only | yes |
| video conferencing | 384 kbps–1.5 Mbps | 384 kbps–1.5 Mbps | today only | yes |
| video on demand | 6.0 Mbps–18.0 Mbps | 64 kbps–128 kbps | today only | yes |
| interactive video | 1.5 Mbps–6.0 Mbps | 128 kbps–1.5 Mbps | today only | yes |
| telemedicine | 6.0 Mbps | 384 kbps–1.5 Mbps | today only | yes |
| distance learning | 384 kbps–1.5 Mbps | 384 kbps–1.5 Mbps | today only | yes |
| multiple digital TV | 6.0 Mbps–24.0 Mbps | 64 kbps–640 kbps | today only | yes |
| telecommuting | 1.5 Mbps–3.0 Mbps | 1.5 Mbps–3.0 Mbps | no | yes |
| multiple VoD | 18 Mbps | 64 kbps–640 kbps | no | yes |
| high-definition TV | 16 Mbps | 64 kbps | no | yes |
| Note: based on ITU ADSL standard 6 Mbps, 640 kbps |

Πίνακας 5.2.4-2

5.2.5-Κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί η VDSL τεχνολογία

Υπάρχουν δυο κωδικοποιήσεις για χρήση στις VDSL τεχνολογίες, η QAM και η DMT. Και οι δύο έχουν πλεονεκτήματα κατά την χρήση τους, ωστόσο ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την παροχή VDSL υπηρεσιών επιλέγεται μια από τις δυο. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο είναι ότι και οι δύο έχουν εφαρμοστεί στις DSL υπηρεσίες, η DMT στην ΑDSL και η QAM στις ΗDSL, SDSL, SHDSL, IDSL.

Η discrete multi-tone DMT κωδικοποίηση ανήκει σε ένα από τα υποσύνολα της κωδικοποίησης MCM (Multi-Carrier Modulation) και είναι η κωδικοποίηση που τελικά επικράτησε στην ΑDSL. Από τότε έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά εκατομμύρια γραμμές (περίπου 7,5 εκατομμύρια γραμμές μέχρι το Μάρτιο του 2002), αν και χρειάστηκαν 8 χρόνια για να αποκτήσει συμβατότητα. Από την άλλη η Quadrature Amplitude Modulation είναι μια γενίκευση της PAM και αποτελεί ένα υποσύνολο SCM (Single Carrier Modulation) η οποία πρωτοχρησιμοποιήθηκε σε αναλογικά modem και μέχρι στιγμής χρησιμοποιείται σε πάνω από 8,5 εκατομμύρια γραμμές, ενώ για αυτή χρειάστηκαν μόλις δυο χρόνια για να αποκτήσει συμβατότητα. Η DMT σήμερα χρησιμοποιείται στην ΑDSL και σε διάφορες άλλες ασύρματες εφαρμογές, ενώ η QAM στα ΗDSL, SDSL, SHDSL, στο Ethernet και στα καλωδιακά modem.

5.2.5.1-Χρήση QAM για VDSL.

Επιχειρώντας μια μακροσκοπική ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της QAM για τη μετάδοση VDSL υπηρεσιών θα πρέπει να πούμε ότι το όλο εύρος ζώνης χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους και ανεξάρτητα μεταξύ τους κανάλια. Μαζί με αυτά υπάρχει και το κανάλι 0, το οποίο χρησιμοποιείται για απλή μετάδοση φωνής και είναι πλήρως ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα, για να είναι δυνατή η μετάδοση φωνής σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της VDSL. Έτσι μεταδίδονται 4 κανάλια που είναι  κατάλληλα για μετάδοση VDSL υπηρεσιών και εξαρτώνται από το μήκος της γραμμής. Οι προδιαγραφές επιτρέπουν την μεταβολή των επιμέρους ευρών ζώνης μέσα στο ολικό εύρος ζώνης για την βελτιστοποίηση της μετάδοσης, κάτι που εφαρμόζεται ήδη στην τεχνολογία QAM. Πλεονέκτημα της QAM αυτή τη στιγμή είναι ότι ήδη η τρίτη ή τέταρτη γενιά QAM είναι διαθέσιμη και έχουν διατεθεί πάνω από 1 εκατομμύριο chipsets.

5.2.5.2-Χρήση της DMT για VDSL

Ο αλγόριθμος λειτουργίας της DMT για την μετάδοση VDSL υπηρεσιών είναι περίπου ανάλογος με αυτό που εφαρμόζεται και στην ΑDSL. Καταρχήν όλο το εύρος ζώνης χωρίζεται σε εκατοντάδες μικρότερα κανάλια. Το μέγεθος καθενός από αυτά τα κανάλια είναι περίπου 4 kHz, όπως ακριβώς και στην ΑDSL. Όπως και στην QAM για να παραμείνει ανεπηρέαστη η μετάδοση φωνής αν για κάποιο λόγο η VDSL σταματήσει να μεταδίδει, το κανάλι της φωνής είναι ανεξάρτητο και παραμένει ανεπηρέαστο από την διακοπή αυτή. Για την βελτιστοποίηση του εύρους ζώνης και για την πολυπλεξία είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μηδενισμοί σε κάποια κανάλια. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής (Μάρτιος 2002) διαθέσιμη καμία version data για DMT πάνω σε  VDSL.

5.2.6-Υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα συστήματα VDSL

Η VDSL τεχνολογία μπορεί να παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών ταυτοχρόνως, κάτι που δεν ήταν δυνατόν παλαιοτέρα, δίνοντας την δυνατότητα στους παροχείς υπηρεσιών να προσφέρουν νέες συνδρομητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πολυμέσων. Οι τηλεφωνικές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν τηλεφωνία και υπηρεσίες πληροφοριών τώρα μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους προσφέροντας πλήρεις υπηρεσίες και φιλοξενώντας βιντεοκεντρικές εφαρμογές, όπως αυτές που βλέπουμε στον πίνακα 5.2.6-1. Αυτό επιτρέπει σε εταιρείες, οι οποίες για να παρέχουν υπηρεσίες χρησιμοποιούν τις τηλεφωνικές εταιρείες, να ανταγωνιστούν με τους παροχείς καλωδιακής τηλεόρασης (CATV) αποτελεσματικά.

VDSL εφαρμογές

| VDSL Applications | True Multimedia | High-Speed Internet Access |
| --- | --- | --- |
| video on demand | broadcast digital TV | distance learning |
| telemedicine | interactive video | video conferencing |
| HDTV | electronic commerce | electronic publishing |
| intranet and telecommuting | video games | karaoke on demand |

Πίνακας 5.2.6-1

5.2.7-Τρόποι υλοποίησης των VDSL

Η ανάπτυξη ενός full-service access δικτύου συντελείται παράλληλα με την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών. Η βασική αρχιτεκτονική είναι οπτικές ίνες μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις, αλλά αυτό θα απαιτήσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και αρκετά σημαντικό ποσό πόρων για να πραγματοποιηθεί. Τα σχέδια για ανάπτυξη που υπάρχουν σήμερα είναι οπτικές ίνες μέχρι το σημείο ανταλλαγής FTTEx (fiber to the exchange), οπτικές ίνες μέχρι την γειτονιά FTTN (fiber to the neighborhood), FTTCab, FTTB. Η VDSL είναι η μόνη κατάλληλη μορφή για FTTEx, όπου οι πελάτες εξυπηρετούνται σε μια ακτίνα πολύ μικρή γύρω από το καφάο. Το FTTN και το FTTCab είναι κατάλληλα για VDSL μεταγωγή σαν μέρος ενός επόμενης γενιάς ψηφιακού βρόχου NGDLC (next generation digital loop carrier). Το FTTB θα φέρει τις οπτικές ίνες κατευθείαν μέσα στα κτίρια, όπως σε μια πολυκατοικία ή μια εμπορική επιχείρηση και τελειώνει σε ένα VDSL μεταγωγέα. Στα σχήματα 5.2.7-1 και 5.2.7-2 βλέπουμε μια σχηματική αναπαράσταση της εξάπλωσης των δικτύων FTTN, FTTCab και FTTB.

Παράδειγμα FTTN και FTTCab εξάπλωσης

Σχήμα 5.2.7-1

Παράδειγμα FTTN και FTTCab εξάπλωσης

Σχήμα 5.2.7-2

5.2.8-Έλεγχοι και προβλήματα κατά την εφαρμογή των VDSL

Αν και η τεχνολογία VDSL είναι αρκετά πρόσφατη και δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα ενδελεχείς έλεγχοι και ακριβείς μετρήσεις είναι λογικό να αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άλλες DSL κατά την εφαρμογή τους  τα οποία είναι:

5.2.8.1-Eπαγωγικά φορτία των γραμμών

Τα φορτισμένα πηνία (load coils) είχαν αρχικά χρησιμοποιηθεί ως εξισωτές απόσβεσης, δηλαδή για να είναι η απόσβεση σε κάθε συχνότητα σταθερή, ώστε να μην υπάρχει παραμόρφωση στο σήμα. Η παρουσία τους εμποδίζει την μετάδοση κάθε DSL υπηρεσίας  στη γραμμή όπου έχουν εγκατασταθεί μειώνοντας το εύρος ζώνης, το οποίο επιτρέπουν να διέλθει.

5.2.8.2-Mήκος της γραμμής του βρόχου

Όλες οι DSL εξαρτώνται από το μήκος της γραμμής, Γενικά ισχύει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος της γραμμής, τόσο μικρότερο bitrate μπορούμε να επιτύχουμε με την γραμμή αυτή. Για την  VDSL δεν έχουν γίνει ακριβείς μετρήσεις, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι το μήκος που μπορούν να ανταποκριθούν είναι αρκετά μικρότερο από όλες τις άλλες DSL υπηρεσίες. καθώς έχουν την μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης.

5.2.8.3-Βridged taps

Η ύπαρξη μιας ή παραπάνω brigded tap, καθώς και το μήκος της επηρεάζει κατά πολύ την απόδοση μιας γραμμής στην παροχή μια DSL υπηρεσίας. Η VDSL επηρεάζεται σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ότι οι υπόλοιπες DSL υπηρεσίες.

5.2.8.4-Παρενόχληση

Ο θόρυβος που προκαλείται από την παρουσία άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται για μετάδοση δεδομένων επηρεάζει την απόδοση σε κάποιες xDSL υπηρεσίες και θα πρέπει να γίνετε η μέτρηση αυτών των παρεμβολών. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες θορύβου που επηρεάζουν διάφορες xDSL τεχνολογίες από τα 200-kHz που επηρεάζει την απόδοση όλων των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν κωδικοποιηση 2B1Q όπως οι ISDN, SDSL, SHDSL, HDSL, θόρυβος μέχρι τα 1,1MHz ο οποίος προκαλεί προβλήματα στην ADSL και η παρουσία T1 η οποία μπορεί να επηρεάσει κατά πολύ κάποιες ADSL γραμμές. Για τις VDSL γραμμές δεν έχουν γίνει μετρήσεις αλλά πιθανότατα έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία στο θόρυβο σε σχέση με τις άλλες DSL γραμμές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

DSL TESTING – ΘΟΡΥΒΟΣ

6.1-Εισαγωγή

Η χρήση DSL γραμμών μεταφοράς μας επιτρέπει την ταχεία μετάδοση δεδομένων μαζί με φωνητικές υπηρεσίες που καλύπτουν οι υπάρχουσες γραμμές μεταφοράς. Η ικανότητα αυτή της αναβάθμισης των υπηρεσιών που μας προσφέρει το τηλεφωνικό δίκτυο είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αν λάβουμε υπόψη ότι το τηλεφωνικό δίκτυο είναι παντού παρόν και είναι εύκολη η πρόσβαση σε μικρές επιχειρήσεις και σπίτια. Επίσης η εκμετάλλευση του υπάρχοντος δικτύου μειώνει την ανάγκη για τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνουν για να το αναβαθμίσουν πράγμα που θα ήταν αναγκαίο αν χρησιμοποιούσαν άλλες τεχνικές όπως οπτικές ίνες η ομοαξονικές γραμμές (fiber/coax). Η ανάπτυξη των DSL τεχνολογίας είναι άμεση συνάρτηση από το εάν μπορεί η δεν μπορεί να την υποστηρίξει το υπάρχον δίκτυο γραμμών μεταφοράς και η προεκτίμηση του υπάρχοντος δικτύου αν μας παρέχει την δυνατότητα η όχι της χρήσης DSL τεχνολογίας είναι απαραίτητη.

Η χρήση του υπάρχοντος δικτύου για την ταχεία μεταφορά δεδομένων είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η DSL τεχνολογία αλλά αυτό γεννά και μια σειρά από προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν για να γίνει η χρήση αυτή δυνατή. Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις το τηλεφωνικό δίκτυο για DSL τεχνολογία εξαρτάται από την ποιότητα και την σχεδίαση του, το οποίο πολλές φορές είχε σχεδιαστεί αρκετές δεκαετίες πριν και κυρίως για να παρέχει υπηρεσίες φωνής με πολύ μικρότερο εύρος. Η σχεδίαση του δικτύου παρουσιάζει μια σειρά από εμπόδια τα οποία πολλές φορές επηρεάζουν την υπηρεσία DSL που επιλέγεται και μερικές φορές καθιστούν αδύνατη την παροχή οποιασδήποτε DSL υπηρεσίας. Για απλό παράδειγμα αναφέρεται ότι η ύπαρξη φορτισμένων πηνίων σε μια γραμμή μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν ως εξισωτές απόσβεσης, ώστε να είναι ομοιόμορφη η απόσβεση σε όλο το φάσμα των μεταδιδόμενων συχνοτήτων, αποκλείει την χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας DSL. Επίσης το μήκος της γραμμής και η ύπαρξη μη τερματισμένων γραμμών είναι καθοριστικός παράγοντας για το είδος της DSL γραμμής που θα εγκατασταθεί, γιατί όσο μεγαλύτερο το μήκος μιας γραμμής τόσο μικρότερης ταχύτητας τεχνολογία DSL έχουμε την δυνατότητα να εγκαταστήσουμε.

Η ανικανότητα να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τα προβλήματα που μας προκαλούν τα χάλκινα ζεύγη καλωδίων που είναι εγκατεστημένα ήδη είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τηλεφωνικοί παροχείς. Η προεκτίμηση αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί η ανάπτυξη και εφαρμογή της DSL τεχνολογίας εξαρτάται από την σχεδίαση και την ποιότητα του υπάρχοντος δικτύου. Με τον όρο προεκτίμηση εννοούμε την δυνατότητα που θα έχουμε να μπορούμε να αποφασίσουμε αν είναι δυνατή ή όχι η εγκατάσταση κάποιας DSL υπηρεσίας χωρίς να είναι ανάγκη να διενεργηθούν μετρήσεις στο υπό σύνδεση ζεύγος καλωδίων, για να αποφασίσουμε αν είναι δυνατή ή όχι η εγκατάσταση της. Η ικανότητα αυτή για προεκτίμηση της ποιότητας της γραμμής χωρίς να είναι αναγκαία η αποστολή κάποιων ειδικευμένων τεχνικών από την τηλεφωνική εταιρεία για να πραγματοποιήσουν τις μετρήσεις αυτές, θα μειώσει σημαντικά το κόστος για τις εταιρείες και άρα και το κόστος για το ίδιο τον καταναλωτή και θα κάνει τις DSL υπηρεσίες πιο προσιτές σε αυτόν. Επίσης ο αυξημένος αριθμός υπηρεσιών DSL που προσφέρουν οι εταιρείες τηλεφωνίας δημιουργεί την ανάγκη για ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου έλεγχου των γραμμών μεταφοράς, για είναι δυνατή η ανταπόκριση στη αύξηση που αναμένεται να παρουσιάσει η αγορά αυτή καθώς δεν θα είναι δυνατή η ανταπόκριση όταν θα πολλαπλασιάζονται οι καταναλωτές που θα επιθυμούν να τους εγκατασταθεί DSL γραμμή  με τα υπάρχοντα τεστ έλεγχου.

Γενικά υπάρχουν δυο μέθοδοι για να διενεργηθούν  τεστ προεκτίμησης μιας γραμμής: τα μόνου τερματισμού (single ended) και τα διπλού τερματισμού (doouble ended). Τα single ended τεστ απαιτούν την ύπαρξη οργάνων μέτρησης μόνο από το μέρος της εταιρείας, δηλαδή μόνο στην αρχή της παροχής. Τα double ended τεστ απαιτούν την ύπαρξη οργάνων μετρήσεων τόσο στην αρχή της παροχής, όσο και στο τερματισμό της. Δηλαδή με το single ended τεστ το ζεύγος καλωδίων μπορεί να εξεταστεί από τον παρoχέα στο σημείο από το οποίο αρχίζει η παροχή και να κρίνει ο ειδικός αν είναι δυνατή ή όχι η παροχή DSL υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή κάποιου τεχνικού στο τερματισμό της γραμμής. Τα single ended τεστ μας δίνουν την δυνατότητα να προ-τεστάρουμε ένα ζεύγος χάλκινων καλωδίων από κάποιο κεντρικό σημείο και να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες επισκευές (συγκόλληση κομμένων καλωδίων, αφαίρεση φορτισμένων πηνίων) στο υπό εξέταση κύκλωμα, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή DSL υπηρεσίας. Τα single ended τεστ μπορούν να μας παρέχουν πληροφορίες με διάστημα εμπιστοσύνης μεταξύ 90-95 % για τον αν μπορεί ή όχι να γίνει δυνατή η παροχή DSL υπηρεσίας από κάποιο ζεύγος καλωδίων. Επίσης λόγω της ανάγκης για ύπαρξη ενός μόνο μικρού αριθμού τεχνικών για την διεξαγωγή των μετρήσεων και της εκτίμησης για την καταλληλότητα ή όχι μια γραμμής, είναι πολύ πιο κοντά στα αυτοματοποιημένα τεστ που θα αναπτυχθούν στα επόμενα χρόνια για να γίνεται αυτή η εκτίμηση.

Single-ended test

Μια εκτίμηση για το πώς θα είναι ένα simple ended τεστ και τι θα χρειάζεται για να διεξαχθεί, είναι η ύπαρξη κάποιων τεστ στα υπάρχοντα δίκτυα (OSS) και σίγουρα κάποια αρχεία από την τηλεφωνική εταιρεία. Το OSS θα μέτρα το μήκος της γραμμής και θα λαμβάνει από τα αρχεία πληροφορίες για τις παλιές και νέες διαδρομές για την ύπαρξη ή όχι φορτισμένων πηνίων και μη τερματισμένων γραμμών (Bridged taps) κτλ. Παρόλα αυτά όταν αρχικά προσφέρθηκαν από τις εταιρείες οι ISDN γραμμές και επιχειρήθηκε η εφαρμογή αυτής της μεθόδου κάποιες εταιρείες την βρήκαν μη αποτελεσματική για τεστ προεγκατάστασης. Η χρήση των υπαρχόντων τεχνικών για τεστ προεγκατάστασης μαζί με αρχεία από τις εταιρείες δεν είναι αρκετή για να μας δώσει σαφή αποτελέσματα για τις γραμμές και τις δυνατότητες που έχουν για να υποστηρίξουν κάποια DSL υπηρεσία.

Οι εταιρείες οι οποίες θα διεξαγάγουνε τα single ended τεστ θα τα υλοποιήσουν με δυο τρόπους ο πρώτος είναι με απαίτησης του πελάτη ο οποίος θέλει να του παρασχεθεί μια DSL υπηρεσία και ο δεύτερος είναι μια σταδιακή χαρτογράφηση των περιοχών και των γραμμών οι οποίες είναι δυνατό να υποστηρίξουν xDSL. Στο πρώτο τρόπο θα έρχεται ο πελάτης ο οποίος επιθυμεί να κάνει μια σύνδεση και στην συνεχεία από την εταιρεία θα διενεργούνται οι κατάλληλες μετρήσεις και οι τυχών επισκευές που απαιτείται ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Οι έλεγχοι ύστερα από απαίτηση δεν πρέπει να διενεργούνται όσο ο πελάτης είναι on line εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργούν τα voice band modems, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση των επαγωγικών φορτίων στην γραμμή. Έλεγχοι ύστερα από απαίτηση εκτελούνται επίσης τυπικά μετά την απαραίτητη φροντίδα του κυκλώματος, έτσι ώστε και να ολοκληρωθεί η παραγγελία και επίσης να καθιστά δυνατό την επιβεβαιώσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης ότι οι υπηρεσίες που υποσχέθηκε η εταιρεία θα είναι και στο μέλλον αυτές που υποσχέθηκε. Ο δεύτερος τρόπος που είναι η σταδιακή χαρτογράφηση των γραμμών οι οποίες είναι δυνατό να παρέχουν κάποια DSL υπηρεσία δηλαδή θα διενεργούνται τεστ σε μια περιοχή και θα καθορίζετε ποιες γραμμές είναι δυνατό να παρέχουν κάποια και ποια DSL υπηρεσία όπως και το μέγεθος των επισκευών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να καθιστούν και οι υπόλοιπες γραμμές κατάλληλες για να παρέχουν κάποια DSL υπηρεσία.

Στα τεστ διπλού τερματισμού (Double ended) αποστέλλεται ένας τεχνικός στο σημείο τερματισμού της γραμμής και εκεί εγκαθιστά ένα modem και η κάποιο άλλο όργανο μετρήσεων το οποίο επικοινωνεί με το modem αναφοράς και το οποίο βρίσκετε στο σημείο από το οποίο ξεκινά η γραμμή και μια συσκευή η οποία είναι συνδεδεμένη με το NID (Network inteface device) πελάτη. Αν η παροχή κάποιας DSL υπηρεσίας είναι ανέφικτη τότε ξεκινά μια ολόκληρη διαδικασία για να καθαριστεί το ζεύγος από τα διάφορα εμπόδια. Η χρησιμοποίηση ενός modem αναφοράς πολλές φορές δεν μας δίνει αρκετές πληροφορίες για τον λόγο για τον οποίο είναι αδύνατη η υποστήριξη μεταδώσεις κάποιας DSL υπηρεσίας και δεν μπορεί καθορίσει το χρόνο που απαιτείται για την παράδοση της υπηρεσίας DSL που ζητήθηκε από τον πελάτη γιατί οι εγκαταστάσεις χρειάζονται κάποια προετοιμασία πριν την εγκατάσταση της υπηρεσίας. Εξαιτίας του μεγαλύτερου κόστους που συνεπάγεται η αποστολή κάποιου ειδικευμένου τεχνικού στο πελάτη που απαιτεί ο έλεγχος και από τις δυο άκρα της γραμμής για την παροχή κάποιας DSL υπηρεσίας αυξάνει το κόστος της και την κάνει λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες εναλλακτικές μορφές παροχής μετάδοσης ευρείας ζώνης.

Double ended test

Παρακάτω θα δούμε μια λίστα από διάφορα στοιχεία που απαιτούνται να υπολογίζουν τα διάφορα single ended τεστ προεγκατάστασης για να ξέρουμε αν είναι δυνατή η όχι η παροχή μιας xDSL υπηρεσίας. Τα τεστ αυτά θα πρέπει επίσης να καθορίζουν και ποια xDSL υπηρεσία μπορεί να μεταδοθεί από μια γραμμή γιατί οι απαιτήσεις για κάθε xDSL υπηρεσίας διαφέρει και όσο πιο μεγάλο γίνετε το bitrate τόσο πιο αυστηρές γίνονται οι απαιτήσεις από τα καλώδια.

- Η ανεύρεση των επαγωγικών φορτίων

Τα φορτισμένα πηνία είχαν αρχικά χρησιμοποιηθεί εξισωτες απόσβεσης δηλαδή για να είναι η απόσβεση σε κάθε συχνότητα σταθερή ώστε να μην υπάρχει παραμόρφωση στο σήμα. Αυτά τα πηνία εμποδίζουν την μετάδοση κάθε DSL υπηρεσίας από την γραμμή όπου έχουν εγκατασταθεί μειώνοντας το εύρος ζώνης το οποίο επιτρέπουν να διέλθει. Τα τεστ αυτά προεγκαταστασης θα πρέπει να μας δίνουν την δυνατότητα να εντοπίσουμε την ύπαρξη πηνίων στην γραμμή.

- Μέτρηση του μήκους της γραμμής

Όλες οι xDSL επηρεάζονται από το μήκος της γραμμής που μεσολαβεί από το κέντρο που παρέχετε η DSL υπηρεσία και το καταναλωτή δηλαδή από την αρχή και το τέλος της γραμμής που χρησιμοποιείται για την μετάδοση των δεδομένων. Γενικά ισχύει ότι όσο μεγαλύτερο το μήκος της γραμμής τόσο μικρότερο bitrate μπορούμε να επιτύχουμε με την γραμμή αυτή. Τα διάφορα τεστ πριν την εγκατάσταση θα πρέπει να καθορίζουν με ακρίβεια το συνολικό μήκος της γραμμής.

- Η ανεύρεση brigded taps

Η ύπαρξη μιας ή παραπάνω brigded tap όπως και το μήκος τους επηρεάζει κατά πολύ την απόδοση μιας γραμμής στην παροχή μια DSL υπηρεσίας. Οπότε τα διάφορα τεστ που θα γίνονται θα πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των brigded taps όπως και το μήκος αυτών και συνεχεία αν η DSL υπηρεσία που ζήτησε ο πελάτης δεν επηρεάζετε από αυτές θα εγκαθιστάτε αλλιώς θα πρέπει να αφαιρούνται η να προσαρμόζετε το μήκος τους.

- Μέτρηση του θορύβου

Ο θόρυβος η παρουσία άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται για μετάδοση δεδομένων επηρεάζει την απόδοση σε κάποιες xDSL υπηρεσίες και θα πρέπει να γίνετε η μέτρηση αυτών των παρεμβολών. Υπάρχουν τρεις κατηγόριες θορύβου που επηρεάζουν διάφορες xDSL από τα 200-kHz που επηρεάζει την απόδοση όλων των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν κωδικοποίηση 2B1Q όπως οι ISDN , MDSL, SDSL, SHDSL, HDSL, θόρυβος μέχρι τα 1,1MHz ο οποίος προκαλεί προβλήματα στην ADSL και η παρουσία T1 η οποία μπορεί να επηρεάσει κατά πολύ κάποιες ADSL γραμμές.

- Τεστ ισορροπίας του κυκλώματoς και τεστ στα υλικά

Τα τεστ πριν την εγκατάσταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τον έλεγχο για την περίπτωση ατέλειες στην σύνθεση του καλωδίου και την διαμήκη ισορροπία του κυκλώματος. Η διαμήκη ισορροπία ενός κυκλώματος που θα χρησιμοποιηθεί για DSL υπηρεσίες είναι πολύ σημαντική για την ομαλή λειτουργία αυτών. Τα διάφορα τεστ που θα γίνουν για να καθορίσουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο χαλκό είναι οι κλασικές μετρήσεις χωρητικότητα όπως και σταθερού ρεύματος και αντίστασης μαζί με εναλλασσόμενοι τάση και τα  διάφερα  τεστ  tip-to-ring (T-R), tip-to-ground (T-G) και ring-to-ground (R-G) .

6.2-Επαγωγικά φορτία

Ο εντοπισμός της ύπαρξης η μη επαγωγικών φορτίων στην γραμμή είναι παρά πολύ σημαντικός γιατί από αυτό κυρίως εξαρτάτε για τον αν η γραμμή είναι ικανή η όχι να υποστηρίξει DSL υπηρεσίες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί ένα ζεύγος χάλκινων καλωδίων να υποστηρίξει DSL υπηρεσίες αν υπάρχουν επαγωγικά φορτία σε αυτές. Ιδανικά ένα τεστ θα μπορέσει να μας καθορίσει την παρουσία και το που είναι τοποθετημένο ένα φορτισμένο πηνίο. Τα επαγωγικά φορτία είχαν αρχικά τοποθετηθεί στις γραμμές μεταφοράς με μήκος μεγαλύτερο από 18000 ποδιά για να βελτιώσουν την ποιότητα της φωνής. Όταν τα πηνία αυτά τοποθετήθηκαν στις γραμμές τότε η εξασθένηση των συχνοτήτων που είναι κοντά στην φωνή μειώθηκε και έτσι βελτιώθηκε η ποιότητα του σήματος άλλα για συχνότητες μεγαλύτερες από αυτές της φωνής τα επαγωγικά φορτία (πηνία) δρουν σαν φίλτρα αποκοπής των υψηλών συχνοτήτων (low pass filter). Όλες οι DSL τεχνολογίες στηρίζονται στην χρησιμοποίηση συχνοτήτων υψηλότερων από τις συχνότητες της φωνής και η χρησιμοποίηση ενός κυκλώματος το οποίο έχει επαγωγικά φορτία είναι αδύνατη. Έχει αναφερθεί ακόμα ότι τα επαγωγικά φορτία αυτά επηρεάζουν ακόμα και τα modem των 33.6 και 56 kbps για τους ίδιους ακριβός λόγους.

Η αποδεκτή πρακτική που εφαρμόζετε για την κατασκευή τοπικών κυκλωμάτων είναι η σχεδίαση με την revised resistance. Αυτοί οι κανόνες διευκρινίζουν ότι σε όλους τους βρόχους με μήκος μεγαλύτερο από τα 6000 μέτρα πρέπει να προστίθεται επαγωγικό φορτίο. Ένα κωδικό γράμμα ορίζει το όσον αφορά τρόπο με τον οποίο θα γίνει η τοποθέτηση του φορτίου και ένας αριθμός διευκρινίζει την τιμή της επαγωγής για παράδειγμα δυο προσδιορισμοί για δυο συνηθισμένους τρόπους κατανομής του φορτίου οι H88 και D88. Ο αριθμός 88 αναφέρετε σε επαγωγή μετρούμενη σε milli Henry από πραγματικά πηνία που χρησιμοποιούνται σαν φορτίο, το γράμμα H είναι προσδιορισμός για 6000 ποδιά απόσταση μεταξύ των πηνίων και το γράμμα D υποδεικνύει 4500 ποδιά μεταξύ των πηνίων. Έτσι ο H88 που είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική τουλάχιστον για την Αμερική σημαίνει ότι έχουν τοποθετηθεί πηνία 88 mH σε απόσταση 6000 πόδων μεταξύ τους όπως βλέπουμε και από το παρακάτω σχήμα

Επαγωγικά φορτία από τη εταιρεία στο καταναλωτή

Αν οι κανόνες για την τοποθέτηση επαγωγικών φορτίων στις γραμμές μεταφοράς είναι τόσο ξεκάθαροι γιατί τότε είναι τόσο δύσκολο να διαγνώσουμε ποια κυκλώματα είναι επαγωγικά φορτισμένα; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση μπορεί να δοθεί μερικώς αν εξετάσουμε τις στατιστικές που πήραμε από την ερευνά  της Bellcore για τους τοπικούς βρόχου. Οι έρευνες που γίνανε μας λένε ότι στο 24% των γραμμών μεταφοράς έχουν τοποθετηθεί επαγωγικά φορτία αλλά μόνο το 12% επί του συνόλου των γραμμών έχει μήκος μεγαλύτερο από 18000 ποδιά το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε ότι στο 12% των γραμμών μεταφοράς δεν θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί επαγωγικά φορτία. Μια πιθανή αιτία για αυτό είναι η αύξηση του αριθμού των επαναριθμήσεων των κυκλωμάτων σαν αποτέλεσμα της εγκατάστασης νέων CO και DLC. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε ένα βρόχο 4000 ποδιών με επαγωγικά φορτία. Αυτά τα επαγωγικά φορτία δεν είναι απαραίτητα αλλά έχουν μείνει από τις επαναριθμήσεις. Επιπλέον η χρήση των αρχείων των διαφόρων εταιριών είναι ανεπαρκής να καθορίσει την ύπαρξη επαγωγικών φορτίων εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας των εγκαταστάσεων και του σημαντικού αριθμού αλλαγών που έχουν επέλθει σε αυτές.

Βρόχος 4000 ποδιών με επαγωγικά φορτία

Είναι υποχρεωτικό για τους παροχείς να καθορίσουν εάν ένα βρόχος έχει φορτία πριν να παρέχουν μια xDSL υπηρεσία. Η χρήση των αρχείων τις εγκαταστάσεις δίνει πληροφορίες για το μήκος του βρόχου δεν είναι επαρκείς για να καθορίσουν αν ένα βρόχος έχει φορτίο η όχι. Για αυτό το λόγο η προεκτιμήση για τα xDSL πρέπει να ξεκινά με την δυνατότητα να ανιχνεύεις αν υπάρχουν επαγωγικά φορτία σε ένα κύκλωμα.

6.3-Μέτρηση του μήκους του βρόχου.

Η ακριβής μέτρηση του μήκους της γραμμής είναι μια απαραίτητη εργασία για τον καθορισμό εάν το ζεύγος καλωδίων είναι ικανό η όχι να υποστηρίξει xDSL υπηρεσίες. Όλες οι DSL είναι ευαίσθητες στο μήκος του καλωδίου που χρησιμοποιείται από την εταιρία μέχρι τον καταναλωτή όπως και στην διάμετρο αυτού. Αν ένας παροχέας προσφέρει μια υπηρεσία σταθερού ρυθμό η χρησιμοποιεί xDSL για να προσφέρει φωνητικές υπηρεσίες είναι σημαντικό να γνωρίζει το μήκος του βρόχου, γιατί ο ρυθμός μεταδόσεις όλων των xDSL είναι αντιστρόφως ανάλογος του μήκους του βρόχου. Η πρόσφατη εισαγωγή του πρωτοκόλλου το οποίο προσαρμόζει την μετάδοση δεδομένων σύμφωνα με τις δυνατότητες της γραμμή και η τάση για πρόσφορα υπηρεσιών χαμηλότερου ρυθμού μετάδοσης  έχει βοηθήσει στο να αυξηθεί το αποδεκτό μήκος γραμμή. Η διάμετρος του καλωδίου είναι επίσης πολύ σημαντική τυπικά η απόσταση που υποστηρίζεται για 26 AWG είναι μόνο τα δυο τρίτα της απόστασης που υποστηρίζεται για 24 AWG.

Αναφορές από την Bellcore μας λένε ότι περίπου το 88 % των κυκλωμάτων έχουν μήκος μικρότερο από 18000 ποδιά και το 65 % περίπου είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς της carrier service area (CSA) που αφορούν βρόχους με μήκος μικρότερο από 12000 ποδιά για 24 AWG και μικρότερο από 9000 ποδιά για 24 AWG.1. Επιπρόσθετα τα εργαστήρια της εταιρία Bell ανέφεραν ότι παραπάνω από τα δυο τρίτα των DLC βροχών συμμορφώνονται με τους κανονισμούς CSA. Το άθροισμα AWG είναι η ψηλότερο είναι 59,6 % αλλά το 26 AWG αντιπροσωπεύει το 40,4 %. Ο πίνακας 6.3-1 παρέχει μια περίληψη της σχέσεις μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών dSL και του μήκους του βρόχου.

Πίνακας 6.3-1

| XDSL Type | 24AWG (kft) | 26AWG (kft) |
| --- | --- | --- |
| ISDN | 24.7 | 15.6 |
| RADSL–DMT |  |  |
| 7 Mbps/1.5 Mbps | 6 | 1.8 |
| 1.5 Mbps/up to 384 kbps | 18 | 5.5 |
| RADSL–CAP |
| 7 Mbps/1.5 Mbps | 6 | 1.8 |
| 1.5 Mbps/up to 384 kbps | 18 | 5.5 |

Τα POTS τεστ χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν το μήκος του βρόχου χρησιμοποιούν το απλό tip-to-ring μετρήσεις χωρητικότητας. Το μήκος του βρόχου υπολογίζετε από την μέτρηση αυτή χρησιμοποιώντας 0,083 μF/mile η χωρητικότητα tip-to-ring είναι μια καλά ελεγχόμενη παράμετρος και εξαρτάται βασικά από το στρίψιμο των καλωδίων .που διαφέρει κατά 6 % από 0,078 μέχρι 0.086 μF/mile .με μέση τιμή κοντά στα 0.083 μF/mile.

Αν και οι προδιαγραφή για εκπομπές DSL δίνονται τυπικά είτε για 24 είτε για 26 διάμετρο καλωδίου είναι δύσκολο να καθορίσεις τι ποσοστό της εγκατάστασης του βρόχου είναι ίδιας διαμέτρου (π.χ όλα 26 AWG ). Είναι πιθανό να υπολογίσεις την μικρότερη διάμετρο είτε RRD η CSA κανονισμούς σχεδίου χρησιμοποιώντας την μικρότερη διάμετρο προκύπτει η χαμηλότεροι ταχύτητα διαμεταγωγής που μπορεί να υποστηριχθεί.

6,4-Ανίχνευση brigde tap

Με τον όρο brigde tap εννοούμε κάθε μη τερματισμένο τμήμα ενός βρόχου από την τηλεφωνική εταιρεία μέχρι και τις εγκαταστάσεις του πελάτη από το οποίο δεν περνά τηλεφωνικό σήμα. Μια brigde tap μπορεί να είναι ένα ζεύγος καλωδίων το οποίο μπορεί να είναι συνδεδεμένο είτε σε κάποιο σημείο στη ενδιάμεση διαδρομή είτε μπορεί να είναι μια επέκταση από τον πελάτη δηλαδή να ξεκινά από το τέλος της γραμμής αλλά να μην είναι τερματισμένο. Για παράδειγμα πολλές εταιρείες τραβάνε και μια δεύτερη γραμμή μέχρι τον πελάτη αρχικά για να μην είναι αναγκασμένοι σε περίπτωση που τους ζητηθεί μια δεύτερη υπηρεσία η κάτι άλλο να σπαταλήσουν χρήματα για να περάσουν μια δεφτέρι γραμμή και μέχρι αυτή η γραμμή να χρησιμοποιηθεί θεωρείται brigde tap. Όσο το δίκτυο αναπτυσσόταν τα καλώδια αυτά ενώθηκαν μαζί με αλλά ζεύγη καλωδίων χωρίς να κρατιέται κάποιο αξιόπιστο αρχείο και έτσι ο εντοπισμός και οι αφαίρεση των brigde tap είναι μια υπόθεση αρκετά χρονοβόρα και κυρίως δαπανηρή. Η IEEE αναφέρει όμως ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 5 % στα οποία υπάρχουν brigde tap αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας αυτόν στην μετάδοση xDSL υπηρεσιών.

Bridge Taps

Η εταιρία Telecordia αναφέρει ότι ένα σημαντικά μεγάλο κομμάτι από το σύνολο των τηλεφωνικών βροχών το 56 % έχει brigde tap. Το μεγάλο αυτό μέρος των βροχών με brigde tap από μόνο του δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αλλά το μήκος αυτών των μη τερματισμένων βρόχων (brigde tap) είναι αυτό που καθορίζει αν μπορεί ο βρόχος αυτός να μεταδώσει κάποια DSL υπηρεσία και όχι μόνο η παρουσία του brigde tap. Στην χειρότερη περίπτωση η brigde tap έχει μήκος κάπου στα 1300 ποδιά όπως φαίνεται από την έκθεση της Telecordia το οποίο δεν επηρεάζει κατά πολύ την απόδοση των xDSL. Το μήκος brigde tap επηρεάζει την απόδοση κάθε xDSL διαφορετικά. Δηλαδή το HDSL το MDSL και το ISDN μπορούν τυπικά να ανεχθούν brigde tap με μήκος μέχρι και 6000 ποδιά. Αλλά στην περίπτωση του ADSL η παρουσία brigde tap δεν θα αποτρέψει την μετάδοση της υπηρεσίας αυτής αλλά θα μειώσει το εύρος ζώνης και την ταχύτητα στην οποία λειτουργεί αυτή. Με την τάση που επικρατεί σήμερα για πρόσφορα υπηρεσιών βασιζόμενων σε χαμηλότερες ταχύτητες ADSL και RADSL με εύρος από 384-384 kbps μέχρι 1544\384 kbps οι συνέπειες από τις brigde tap έχει μειωθεί αρκετά.

6.5-Διαφωνία (Crosstalk)

Γειτονικά συστήματα τα οποία βρίσκονται στην ίδια δέσμη καλωδίων τα οποία μεταδίδουν και λαμβάνουν δεδομένα στο ίσιο φάσμα συχνοτήτων με τα xDSL μπορούν να δημιουργήσουν παρεμβολές(διαφωνία) και θόρυβο. Η διαφωνία αυτή μπορεί να προκληθεί από ανεπαρκές θωράκιση καλωδίων, εξαιρετικά μεγάλη ανομοιότητα μεταξύ των επιπέδων των σημάτων σε ρυθμιστικά κυκλώματα, ανισόρροπες γραμμές και συστήματα μεταφοράς με υπερβολικά φορτία. Η διαφωνία μπορεί να χωριστεί σε δυο κατηγόριες την διαφωνία κοντά στο τέλος η αλλιώς τηλεδιαφωνία (NEXT) και στην διαφωνία μακριά από το τέλος η αλλιώς παραδιαφωνία (FEXT), όπως βλέπουμε και από το παρακάτω σχήμα. Ο ΝEXT δημιουργείται όταν ένα μεταδιδόμενο σήμα επηρεάζει ένα λαμβανόμενο σήμα στο ίδιο άκρο του καλωδίου FEXT δημιουργείται όταν ένα σήμα μακριά από το τέλος της γραμμής επηρεάζει ένα σήμα κοντά στο τέλος. Ο FEXT είναι στις περισσότερες περιπτώσεις λιγότερο επιβλαβής. γιατί το σήμα έχει εξασθενήσει καθώς μεταδίδεται στον βρόχο. Τυπικά επαναλαμβανόμενα Τ1 κυκλώματα και ADSL μετάδοση δεν μπορούν να αναμιχθούν στο ίδιο καλώδιο αλλά ADSL, HDSL/MDSL και ISDN μπορούν χωρίς καμία συνέπεια να αναμιχθούν στο ίδιο καλώδιο.

Διαφωνία FEXT και ΝEXT

Ο θόρυβος λόγο διαφωνίας ο οποίος προκαλείται από την παρουσία άλλων μεταδόσεων στο ίδιο αγωγό καλωδίων επιδρά δυσκολεύοντας την μετάδοση ορισμένων xDSL υπηρεσιών. Υπάρχουν τρεις κατηγόριες θορύβου διαφωνίας:

- μέχρι τα 200 kHz θόρυβος ο οποίος επηρεάζει όλες τις μεταδώσεις που χρησιμοποιούν διαμορφώσεις 2B1Q DSL και αυτές που το χρησιμοποιούν και άρα επηρεάζονται είναι οι ISDN, SDSL και ΗDSL

- είναι επίσης είναι ο θόρυβος κεχρί τα 1,1 MHz το οποίο επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των ADSL

- και τέλος η παρουσία της Τ1 η οποία επηρεάζει κατά πολύ την απόδοση των ADSL.

Μετρήσεις θορύβου ευρείας ζώνης μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στην μετάδοση xDSL υπηρεσιών. Το να έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις χαρακτηριστικές συχνότητες εξοπλίζει τις εταιρείες τηλεφωνίας επιπλέον πληροφορίες για να τους βοηθήσει στην συντήρηση του βρόχου. Για να χαρακτηριστεί ένα βρόχος κατάλληλο για μετάδοση κωδικοποίηση 2B1Q DSL δηλαδή για μετάδοση ISDN, MDSL, SDSL και ΗDSL απαιτούνται να γίνουν μετρήσεις θορύβου ευρείας ζώνης με εύρος ζώνης μέχρι τα 200 kHz (αυτό μέτρα το θόρυβο μέχρι τη θεμελιώδη συχνότητα των 784 kHz για τα HDSL). Για να χαρακτηριστεί ένα βρόχος κατάλληλος για μετάδοση ADSL υπηρεσιών είναι απαραίτητο να γίνουν μετρήσεις μέχρι τα 1,1 MHz στο βρόχο αυτό. Η εξακρίβωση μιας Τ1 βρόχου η άλλων μπορεί να διευκρινιστεί κοιτάζοντας τις χαρακτηριστικές συχνότητες.

Χαρακτηριστικές αντιστάσεις

| Signal | Frequency (kHz) |
| --- | --- |
| ISDN | 40 |
| HDSL | 192 |
| T1 | 772 |
| ADSL DMT | 1,100 |
| ADSL CAP | 1,100 |

6.6-Τεστ ισορροπίας του κυκλώματος και ατέλειες στα υλικά

Τα τεστ πριν την εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και έλεγχο για τυχόν ατέλειες στο χαλκό. Η γενική ποιότητα για τις εξωτερικές εγκαταστάσεις μπορεί να καθοριστεί με τα στάνταρ τεστ tip-to-ring (T-R), tip-ground (G-R) και ring-to-ground (R-G) και μετρώντας παραμέτρους όπως DC χαρακτηριστική και την αντίσταση όταν περνά εναλλασσόμενη τάση  ακόμα και την αντίσταση και χωρητικότητα. Η μέτρηση της διαμήκης ισορροπίας του βρόχου είναι σημαντική για την διασφάλιση της επαρκής μετάδοσης xDSL υπηρεσιών. Ένα μη ισορροπημένο κύκλωμα το οποίο προκαλείται από μη ισορροπημένες συνεχείς η από αρμονικές γραμμών ρεύματος μπορεί να προσκαλέσουν διαφωνία, προκαλώντας bit errors τα οποία επιβραδύνουν τον ρυθμό μετάδοσης xDSL.

Γ΄

ΜΕΡΟΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Μετρήσεις ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων με χρήση ADSL σε φυσικό επίπεδο.

  - Εισαγωγή

Το σημαντικότερο ίσως τμήμα της εργασίας αυτής είναι τα συμπεράσματα που απορρέουν από τη μελέτη της λειτουργίας των τεχνολογιών xDSL στην πράξη. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διεξήχθησαν από την ομάδα του ΕΕΤ και από την ομάδα ΕΚΠΑ του ΟΤΕ και αφορούν τη συμπεριφορά της τεχνολογίας ADSL, όταν αυτή εφαρμόζεται στο κλασσικό δίκτυο τηλεφωνίας POTS και στο δίκτυο ISDN. Η τεχνολογία ADSL έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες να παρέχεται από τον ΟΤΕ και όντας η μόνη μορφή xDSL που λειτουργεί στον ελληνικό χώρο θα αποτελέσει και το αντικείμενο της μελέτης που θα ακολουθήσει.

Τα συστήματα ADSL παρουσιάζουν επιδείνωση της απόδοσής τους όταν παρενοχλούνται από διάφορα είδη θορύβων.  Η DMT διαμόρφωση, την οποία χρησιμοποιούν συνήθως, όπως συνέβη και με τα συστήματα που δοκιμάσθηκαν στα πλαίσια του περιγραφομένου έργου, και η οποία βασίζεται στην διαίρεση του διαθέσιμου εύρους ζώνης των συχνοτήτων σε υπο-κανάλια, έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στην συνθήκες της γραμμής περιορίζοντας ή και αποκόπτοντας την χρήση ορισμένων υπο-καναλιών και συνεπώς των αντιστοίχων συχνοτήτων, με την αντίστοιχη μείωση του ρυθμού προς αμφότερες τις κατευθύνσεις.

Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται οι μετρήσεις που διεξήχθησαν και ο τρόπος καταγραφής τους. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα γενικά αποτελέσματα, υπό την μορφή μέσων όρων, των επιδόσεων των συστημάτων, στην τρίτη ενότητα υπολογίζονται οι αποκλίσεις των επιδόσεων των δύο βασικών ειδών μετρήσεων που θα περιγραφούν, στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ενώ στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και γίνεται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την απόδοση των συστημάτων. Τέλος στο παράρτημα παρατίθεται το στήσιμο (set-up) των δοκιμών.

7.2  Περιγραφή των μετρήσεων

Οι μετρήσεις διεξήχθησαν καταρχήν πάνω σε προσομοίωση γραμμής με την βοήθεια ειδικής διάταξης, του προσομοιωτή της CONSULTRONICS, και στην συνέχεια σε πραγματικό καλώδιο των 0,4 mm και 0,6 mm. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την βοήθεια προσομοιωτή έχουν μεγαλύτερο εύρος και καλύπτουν περισσότερα πιθανά σενάρια από αυτές που έγιναν σε φυσικό καλώδιο, κυρίως επειδή η πραγματοποίηση μέτρησης σε φυσικό καλώδιο είναι πολύ πιο απαιτητική σε χρόνο από αυτή που γίνεται στον προσομοιωτή. Στις επιδόσεις που καταγράφηκαν με τους δυο διαφορετικούς τρόπους παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές τις οποίες και παρουσιάζουμε γραφικά. Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στο ότι οι φυσικές ιδιότητες των καλωδίων μεταβάλλονται ανάλογα με την θερμοκρασία στην οποία βρίσκονται και η οποία είναι μεταβαλλόμενη, την ηλικία τους, την ποιότητά τους και ακόμη και την διαφορετικότητα την οποία παρουσιάζουν κατά μήκος τους σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Αντίθετα ο προσομοιωτής δεν επηρεάζεται από τέτοιες παραμέτρους κι αυτοί είναι και οι κύριοι λόγοι που προκαλούν τις αποκλίσεις των αποτελεσμάτων που παρατίθενται παρακάτω. Γεγονός είναι ότι ο προσομοιωτής ακολουθεί τις συστάσεις των οργανισμών (ETSI, ITU κ.λ.) ως προς τις παραμέτρους των καλωδίων με μία συγκεκριμένη και σταθερή διαδικασία και μπορεί χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή ασφαλέστερων αποτελεσμάτων στη σύγκριση δύο διαφορετικών συστημάτων σε σχέση με τα φυσικά καλώδια, ωστόσο οι μετρήσεις πάνω σε φυσική γραμμή είναι αυτές που ανταποκρίνονται καλύτερα στην πραγματικότητα όταν μας ενδιαφέρει ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης που δύναται να επιτευχθεί.

Ακολουθεί η ανάλυση των μετρήσεων, και των παραμέτρων αυτών, που πραγματοποιήθηκαν. Για την παραγωγή των θορύβων και στις δυο πειραματικές διατάξεις χρησιμοποιήθηκε ο προσομοιωτής μέσω της σχετικής γεννήτριας που διαθέτει.

Οι μετρήσεις που διεξήχθησαν ήταν οι εξής

Α) Με προσομοιωτή και επιμηκυντή γραμμής CONSULTRONICS:

Υπηρεσίες

POTS Fast και Interleaved

ISDN Fast και Interleaved

G.Lite interleaved

Β) Με φυσικό καλώδιο 0.4 mm:

Υπηρεσίες

POTS Fast και Interleaved

ISDN Fast και Interleaved

G.Lite interleaved

Γ) Με καλώδιο 0.6 mm

Υπηρεσίες

POTS Fast

Όλες οι ανωτέρω μετρήσεις έγιναν με την πρόσθεση και θορύβων τόσο στο άκρο του κέντρου, όσο και στο άκρο του χρήστη, για τις ακόλουθες συνθήκες θορύβων γραμμής.

Καμμία παρενόχληση

* 20 HDSL NEXT A,B -47,6

* 10 E1.AMI C -46,0

* 20 DSL A,B -56,1

Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz

Κρουστικός Θόρυβος **

Τα φάσματα παρενόχλησης που υλοποιούνται στο προσομοιωτή φαίνονται στα σχήματα 7.2-1 έως 7.2-4.

Φάσμα παρενόχλησης HDSL NEXT για 10 παρενοχλητές

Σχήμα 7.2-1

Η φράση στάθμη ισχύος ΝΕΧΤ –47,6 dBm σημαίνει ότι η παραπάνω θεωρητική καμπύλη είναι ανυψωμένη ή χαμηλωμένη ώστε το συνολικό εμβαδόν κάτω από αυτή να είναι –47,6 dBm. Όταν ο αριθμός των παρενοχλητών αυξάνεται σε 20 μπορεί απλά να ανυψωθεί η καμπύλη κατά +1,8 dB. Η μορφή της καμπύλης παραμένει ακριβώς η ίδια, όταν μελετάμε την ίδιο ποσοστό χειρότερης περίπτωσης (1%).

Αντίθετα όταν προστίθενται οι θόρυβοι 2*10 HDSL NEXT είναι προφανές μιλάμε για ποσοστό χειρότερης περίπτωσης μικρότερο από το αρχικό 1%

Παρόμοια είναι και τα φάσματα που υλοποιούνται στον προσομοιωτή για τα άλλα

είδη παρενοχλητών

Φάσμα παρενόχλησης DSL NEXT για 20 παρενοχλητές

Σχήμα 7.2-2

Η φράση στάθμη ισχύος ΝΕΧΤ –56,1 dBm σημαίνει ότι η παραπάνω θεωρητική καμπύλη είναι ανυψωμένη ή χαμηλωμένη ώστε το συνολικό εμβαδόν κάτω από αυτή να είναι –56,1 dBm.

Φάσμα παρενόχλησης Λευκού Θορύβου –140dBm

Σχήμα 7.2-3

Φάσμα παρενόχλησης E1 AMI για 10 παρενοχλητές

Σχήμα 7.2-4

7.3-Γενικά αποτελέσματα των μετρήσεων

7.3.1-Εισαγωγή

Μέτρηση στο φυσικό επίπεδο είναι η μέτρηση των χαρακτηριστικών που αφορούν την επικοινωνία των δύο modem, του ενός που βρίσκεται στο μέρος του παροχέα (ATU-C ) και αυτού που βρίσκεται στον πελάτη (ATU-R). Τα χαρακτηριστηκά τα οποία καταγράφονται είναι οι βέλτιστοι ρυθμοί μετάδοσης που μπορούν να επιτευχθούν. Ο ρυθμός που καταγράφηκε κατά την διάρκεια του πειράματος τόσο στον προσομοιωτή όσο και στην πραγματική γραμμή δεν είναι ο τελικός ρυθμός που μπορεί να επιτύχει η παρεχόμενη υπηρεσία στον χρήστη, γιατί θα υπάρξουν κάποιες επιβαρύνσεις πλαισίωσης, τόσο για την επικοινωνία στο φυσικό επίπεδο με τα ADSL πλαίσια, όσο και στα ανώτερα επίπεδα, ΑΤΜ, IP, κ.λ.π.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων ως προς την απόσταση, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ενδεικτικές τιμές μόνον, διότι δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν καμία στάθμιση των επιδόσεων, προσφέρουν όμως μία πρώτη άποψη για την γενική συγκριτική απόδοση των διαφορετικών συστημάτων. Παρουσιάζονται σε συγκριτική μορφή οι επιδράσεις των διαφόρων θορύβων έναντι των επιδόσεων των συστημάτων με απουσία θορύβων (καμία παρενόχληση). Έτσι μπορεί να ληφθεί μία γενική εκτίμηση της συμπεριφοράς του εξοπλισμού, αλλά και του βαθμού στον οποίο ο τύπος του θορύβου επιδρά στην γενική συμπεριφορά των διατάξεων.

7.3.2-ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

7.3.2.1-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL - POTS FAST MODE- SIMULATOR

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 727,8 | 6276,8 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 709,2 | 5457,4 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 714 | 3662,2 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 699,6 | 5709,2 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 715,2 | 5737,5 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 717,4 | 5754,3 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 712,8 | 6285,4 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 449,9 | 6237,3 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 711 | 6078,6 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 600,8 | 6301,6 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 698,4 | 6184 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 711,2 | 6131,8 |

7.3.2.2-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL - POTS INTERLEAVED MODE- SIMULATOR

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 727,0 | 6172,6 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 721,2 | 5558,4 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 736,3 | 3700,6 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 707,6 | 5687,0 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 726,2 | 5987,2 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 727,8 | 5756,0 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 882,9 | 6390,4 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 476,5 | 6407,3 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 734,8 | 6264,2 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 632,2 | 6358,0 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 735,4 | 6355,8 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 735,4 | 6256,2 |

7.3.2.3-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL - POTS FAST MODE               ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,4mm

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 595,9 | 4348,1 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 654,5 | 4439,1 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 656,1 | 3072,5 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 595,6 | 4449,8 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 618,7 | 4585,9 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 623,6 | 4518,7 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 524,1 | 4187 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 387,9 | 5199,1 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 515,8 | 4103,6 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 434,5 | 4535,6 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 518,1 | 4163,6 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 525,3 | 4119,6 |

7.3.2.4-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL - POTS INTERLEAVED MODE ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,4mm

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 595,1 | 4385,9 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 655,5 | 4443,2 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 668,6 | 3100,7 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 598,2 | 4487,1 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 619,6 | 4631,4 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 626,2 | 4541,4 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 535,0 | 4204,9 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 394,2 | 5169,3 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 528,4 | 4126,3 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 443,1 | 4542,6 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 531,0 | 4171,6 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 530,3 | 4120,6 |

7.3.2.5-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL - ISDN  FAST MODE SIMULATOR

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 600,0 | 5686,0 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 598,0 | 8605,0 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 588,0 | 4116,3 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 596,0 | 5560,0 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 592,0 | 5564,0 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 592,0 | 5464,0 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 646,0 | 5734,0 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 533,3 | 6922,3 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 629,8 | 5744,0 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 588,0 | 5638,0 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 646,0 | 5754,5 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 602,0 | 5662,0 |

7.3.2.6-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL - ISDN  INTERLEAVED MODE SIMULATOR

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 620,0 | 5650,0 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 616,0 | 5430,0 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 648,0 | 3876,0 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 622,0 | 5558,0 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 624,0 | 5530,0 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 628,0 | 5452,0 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 654,0 | 5772,0 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 573,3 | 6864,0 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 640,0 | 5766,0 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 644,0 | 5766,0 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 658,0 | 5778,0 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 654,0 | 5756,0 |

7.3.2.7-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL - ISDN  FAST MODE                        ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,4mm

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 573,1 | 4974,5 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 568,7 | 4801,6 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 585,6 | 3297,6 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 568,7 | 4735,3 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 577,5 | 4865,5 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 573,1 | 4824,7 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 580,4 | 5037,6 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 482,0 | 6460,8 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 571,6 | 5004,2 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 560,0 | 5000,7 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 581,8 | 5032,9 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 584,7 | 5015,3 |

7.3.2.8-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL - ISDN  INTERLEAVED MODE     ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,4mm

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 289,3 | 2828,0 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 298,2 | 2976,0 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 305,5 | 2250,2 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 293,3 | 2960,0 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 280,6 | 2699,1 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 281,8 | 2743,4 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 280,0 | 2628,6 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 254,7 | 3024,0 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 280,0 | 2622,9 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 301,3 | 3006,7 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 277,7 | 2634,3 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 280,0 | 2630,9 |

7.3.2.9-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL – G.lite INTERLEAVED SIMULATOR

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 470 | 1536 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 472 | 1474 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 460 | 1418 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 472 | 1536 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 470 | 1536 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 472 | 1504 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 472 | 1536 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 342 | 1536 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 468 | 1536 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 410 | 1536 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 470 | 1536 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 468 | 1536 |

7.3.2.10-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL – G.lite INTERLEAVED         ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,4mm

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 160 | 1331,7 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 160 | 1355,6 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 160 | 1248 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 160 | 1365,3 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 160 | 1304,6 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 160 | 1316,9 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 160 | 1302,9 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 138,7 | 1482,7 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 160 | 1298,3 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 160 | 1472 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 160 | 1309,7 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 160 | 1309,7 |

7.3.2.11-ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ADSL – POTS FAST MODE                        ΦΥΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 0,6mm

| Noise at ATU-R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 728,6 | 4908,3 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 666,2 | 5024 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 721,5 | 3816,7 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 686,8 | 4696,6 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 723,7 | 4903,4 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 723,7 | 4896 |
| Noise at ATU-C |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 740,9 | 4900,9 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 460,3 | 4888,6 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 733,5 | 4891,1 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 625,2 | 4888,6 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 736 | 4900,9 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 731,1 | 4900,9 |

7.3.3  ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

7.3.3.1-Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι συγκριτικοί πίνακες των αποτελεσμάτων των μετρήσεων του προσομοιωτή και του φυσικού καλωδίου. Παρουσιάζονται οι αποκλίσεις κατ’ απόλυτη τιμή και το γενικό συμπέρασμα είναι το αναμενόμενο, αφού πάντα οι μετρήσεις του προσομοιωτή είναι καλύτερες απ’ αυτές των «πραγματικών» συνθηκών. Μαζί με τους πίνακες που περιέχουν και την ποσοστιαία απόκλιση των μετρήσεων παρατίθενται και τα διαγράμματα στα οποία φαίνονται με ευκρίνεια οι αποκλίσεις που υπάρχουν.

7.3.3.2-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ POTS FAST MODE

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 131,9 | 18,1% | 1928,7 | 30,7% |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 54,7 | 7,7% | 1018,3 | 18,7% |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 57,9 | 8,1% | 589,7 | 16,1% |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 104,0 | 14,9% | 1259,4 | 22,1% |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 96,5 | 13,5% | 1151,5 | 20,1% |
| Κρουστικός Θόρυβος | 93,8 | 13,1% | 1235,6 | 21,5% |
| Noise at ATU-C |  |  |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 188,7 | 26,5% | 2098 | 33,4% |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 62,1 | 13,8% | 1038,2 | 16,6% |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 195,2 | 27,5% | 1974,9 | 32,5% |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 166,3 | 27,7% | 1766,0 | 28,0% |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 180,3 | 25,8% | 2020,4 | 32,7% |
| Κρουστικός Θόρυβος | 185,9 | 26,1% | 2012,2 | 32,8% |

7.3.3.3-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ POTS INTERLEAVED MODE

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 131,9 | 18,1% | 1786,7 | 28,9% |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 65,7 | 9,1% | 1115,3 | 20,1% |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 67,7 | 9,2% | 599,8 | 16,2% |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 109,4 | 15,5% | 1199,9 | 21,1% |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 106,6 | 14,7% | 1355,8 | 22,6% |
| Κρουστικός Θόρυβος | 101,6 | 14,0% | 1214,6 | 21,1% |
| Noise at ATU-C |  |  |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 347,9 | 39,4% | 2185,5 | 34,2% |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 82,3 | 17,3% | 1238,0 | 19,3% |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 206,4 | 28,1% | 2137,9 | 34,1% |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 189,1 | 29,9% | 1815,4 | 28,6% |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 204,4 | 27,8% | 2184,2 | 34,4% |
| Κρουστικός Θόρυβος | 205,1 | 27,9% | 2135,6 | 34,1% |

7.3.3.4-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ISDN FAST MODE

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 26,9 | 4,5% | 711,5 | 12,5% |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 29,3 | 4,9% | 3803,4 | 44,2% |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 2,4 | 0,4% | 818,7 | 19,9% |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 27,3 | 4,6% | 824,7 | 14,8% |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 14,5 | 2,5% | 698,5 | 12,6% |
| Κρουστικός Θόρυβος | 18,9 | 3,2% | 639,3 | 11,7% |
| Noise at ATU-C |  |  |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 65,6 | 10,2% | 696,4 | 12,1% |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 51,3 | 9,6% | 461,6 | 6,7% |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 58,1 | 9,2% | 739,8 | 12,9% |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 28,0 | 4,8% | 637,3 | 11,3% |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 64,2 | 9,9% | 721,6 | 12,5% |
| Κρουστικός Θόρυβος | 17,3 | 2,9% | 646,7 | 11,4% |

7.3.3.5-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ISDN INTERLEAVED MODE

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 330,7 | 53,3% | 2822,0 | 49,9% |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 317,8 | 51,6% | 2454,0 | 45,2% |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 342,5 | 52,9% | 1625,8 | 41,9% |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 328,7 | 52,8% | 2598,0 | 46,7% |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 343,4 | 55,0% | 2830,9 | 51,2% |
| Κρουστικός Θόρυβος | 346,2 | 55,1% | 2708,6 | 49,7% |
| Noise at ATU-C |  |  |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 374,0 | 57,2% | 3143,4 | 54,5% |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 318,7 | 55,6% | 3840,0 | 55,9% |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 360,0 | 56,3% | 3143,1 | 54,5% |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 342,7 | 53,2% | 2759,3 | 47,9% |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 380,3 | 57,8% | 3143,7 | 54,4% |
| Κρουστικός Θόρυβος | 374,0 | 57,2% | 3125,1 | 54,3% |

7.3.3.6-ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ G.lite

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 310 | 66,0% | 204 | 13,3% |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 312 | 66,1% | 118 | 8,0% |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 300 | 65,2% | 170 | 12,0% |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 312 | 66,1% | 171 | 11,1% |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 310 | 66,0% | 231 | 15,1% |
| Κρουστικός Θόρυβος | 312 | 66,1% | 187 | 12,4% |
| Noise at ATU-C |  |  |  |  |
| Γραμμή/Θόρυβος | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|  | UPSTREAM | DOWNSTREAM |
| Καμμία παρενόχληση | 312 | 66,1% | 233 | 15,2% |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 203 | 59,5% | 53 | 3,5% |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 308 | 65,8% | 238 | 15,5% |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 250 | 61,0% | 64 | 4,2% |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 310 | 66,0% | 226 | 14,7% |
| Κρουστικός Θόρυβος | 308 | 65,8% | 226 | 14,7% |

7.3.4-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

7.3.4.1-Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή  παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων μαζί με τα ανάλογα διαγράμματα με σκοπό να γίνει εύκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λειτουργία των συστημάτων υπό την επίδραση των θορύβων που έχουμε ήδη περιγράψει. Οι πίνακες που ακολουθούν έχουν χωριστεί σε δύο για κάθε υπηρεσία: στον ATU-R για την περίπτωση που η εφαρμογή των θορύβων γίνεται στην πλευρά του πελάτη και στον ATU-C για την περίπτωση που η εφαρμογή των θορύβων γίνεται στην πλευρά του παροχέα. Κάθε πίνακας ακολουθείται από τις γραφικές παραστάσεις που απεικονίζουν οπτικά τη συμπεριφορά του συστήματος ADSL όταν λειτουργεί παρουσία συγκεκριμένων θορύβων.

7.3.4.2.1-POTS FAST SIMULATOR

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 774,4 | 7680 | 8096 | 793,6 | 7942 | 8096 | 808 | 8032 | 8480 | 774,4 | 8096 | 9120 | 752 | 7360 | 7744 | 704 | 5280 | 6208 | 632 | 3632 | 3936 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 704 | 7469 | 8096 | 761,6 | 7789 | 8096 | 768 | 7576 | 8096 | 768 | 7642 | 8096 | 752 | 6200 | 6848 | 704 | 4000 | 4352 | 624 | 2000 | 2400 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 780,8 | 7002 | 8096 | 793,6 | 6861 | 8096 | 752 | 6223 | 8000 | 787,2 | 4372 | 4704 | 720 | 2168 | 2848 | 710,4 | 1344 | 1728 | 736 | 896 | 960 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 748,8 | 7654 | 8096 | 755,2 | 6906 | 8096 | 784 | 7552 | 8096 | 768 | 7693 | 8032 | 688 | 6000 | 7552 | 729,6 | 4922 | 6304 | 624 | 3104 | 3456 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 774,4 | 7603 | 8096 | 793,6 | 7853 | 8096 | 800 | 7736 | 8096 | 742,4 | 6630 | 8032 | 752 | 6353 | 7552 | 697,6 | 4915 | 6208 | 624 | 2736 | 3616 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 774,4 | 7648 | 8096 | 787,2 | 7853 | 8096 | 792 | 7808 | 8096 | 761,6 | 7384 | 8032 | 752 | 6392 | 7360 | 716,8 | 4570 | 5248 | 624 | 2504 | 3360 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 584 | 2192 | 2816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 592 | 984 | 1216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 432 | 432 | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 499,2 | 1843 | 2304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 537,6 | 2074 | 2592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 531,2 | 1875 | 2336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.2.2-POTS FAST SIMULATOR

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 774,4 | 7578 | 8096 | 793,6 | 7827 | 8096 | 800 | 8058 | 8608 | 768 | 7994 | 8608 | 742,4 | 7424 | 8032 | 710,4 | 5624 | 6880 | 620,8 | 3488 | 3968 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 716,8 | 7354 | 8096 | 678,4 | 7801 | 8096 | 659,2 | 7866 | 8096 | 556,8 | 7974 | 8608 | 435,2 | 7450 | 8032 | 294,4 | 5760 | 6784 | 184 | 3304 | 3968 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 819,2 | 6803 | 8096 | 793,6 | 7744 | 8096 | 774,4 | 7885 | 8672 | 748,8 | 7885 | 8544 | 759,6 | 7380 | 8032 | 678,4 | 5651 | 6784 | 646,4 | 3296 | 3936 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 736 | 7539 | 8096 | 761,6 | 7840 | 8096 | 736 | 7891 | 8096 | 710,4 | 7974 | 8608 | 633,6 | 7040 | 8160 | 524,8 | 5754 | 6720 | 384 | 3750 | 3968 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 768 | 7565 | 8096 | 793,6 | 7802 | 8096 | 774,4 | 7981 | 8224 | 768 | 7885 | 8096 | 748,8 | 7187 | 8032 | 614,4 | 5530 | 6720 | 633,6 | 3507 | 4000 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 768 | 7469 | 8096 | 787,2 | 7827 | 8096 | 755,2 | 8024 | 8440 | 780,8 | 7859 | 8544 | 761,6 | 7411 | 8032 | 716,8 | 4774 | 5504 | 640 | 3693 | 3936 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 492,8 | 2291 | 2752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 74,67 | 2389 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 467,2 | 1984 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 320 | 2624 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 486,4 | 2016 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 480 | 1997 | 2912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.3.1-POTS INTERLEAVED SIMULATOR

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 780,8 | 7603 | 8096 | 819,2 | 7834 | 8096 | 806,4 | 8038 | 8480 | 793,6 | 7859 | 8096 | 712 | 6368 | 7968 | 736 | 5984 | 6944 | 656 | 3416 | 4352 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 723,2 | 7437 | 8096 | 787,2 | 7686 | 8096 | 793,6 | 7846 | 8096 | 768 | 7846 | 8096 | 752 | 5912 | 6688 | 729,6 | 4346 | 5056 | 648 | 2232 | 2976 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 787,2 | 6861 | 8096 | 819,2 | 6860 | 8096 | 780,8 | 6611 | 8032 | 761,6 | 4211 | 5248 | 736 | 2272 | 3168 | 729,6 | 1485 | 1888 | 757,3 | 832 | 1120 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 761,6 | 7584 | 8096 | 800 | 7738 | 8096 | 768 | 7027 | 8096 | 780,8 | 7450 | 8032 | 704 | 5224 | 7104 | 710,4 | 5549 | 6400 | 624 | 3088 | 3872 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 780,8 | 7597 | 8096 | 819,2 | 7834 | 8096 | 774,4 | 7603 | 8096 | 774,4 | 7411 | 8032 | 760 | 7256 | 7968 | 723,2 | 5222 | 6624 | 640 | 3112 | 3936 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 780,8 | 7603 | 8096 | 825,6 | 7795 | 8096 | 780,8 | 7437 | 8096 | 742,4 | 7091 | 8032 | 760 | 6480 | 7968 | 742,4 | 4941 | 5792 | 640 | 2896 | 3776 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 512 | 2278 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 568 | 1162 | 1504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 518,4 | 472 | 672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 512 | 1837 | 2624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 537,6 | 1862 | 2816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 550,4 | 1805 | 2592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.3.2-POTS INTERLEAVED SIMULATOR

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 787,2 | 7603 | 8096 | 819,2 | 7834 | 8096 | 800 | 8072 | 8608 | 787,2 | 7974 | 8160 | 732,8 | 7456 | 7968 | 652,8 | 5933 | 6784 | 656 | 3832 | 4320 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 691,2 | 7514 | 8096 | 704 | 7821 | 8096 | 664 | 7880 | 8096 | 620,8 | 8026 | 8416 | 456 | 7496 | 7968 | 326,4 | 6029 | 6880 | 245,3 | 4053 | 4352 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 774,4 | 7411 | 8096 | 812,8 | 7802 | 8096 | 784 | 7800 | 8160 | 787,2 | 7482 | 8544 | 760 | 7544 | 7968 | 736 | 6093 | 6976 | 648 | 3832 | 4352 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 742,4 | 7597 | 8096 | 793,6 | 7834 | 8096 | 776 | 8104 | 8736 | 748,8 | 8064 | 8608 | 672 | 7192 | 7648 | 556,8 | 6042 | 6976 | 408 | 3824 | 4320 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 787,2 | 7558 | 8096 | 812,8 | 7834 | 8096 | 760 | 7352 | 8480 | 787,2 | 8051 | 8544 | 768 | 7456 | 7968 | 742,4 | 5990 | 6976 | 656 | 4384 | 6656 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 787,2 | 7533 | 8096 | 819,2 | 7706 | 8096 | 776 | 8024 | 8416 | 787,2 | 7987 | 8544 | 752 | 7496 | 7968 | 742,4 | 5715 | 6944 | 656 | 3368 | 4064 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 576 | 2419 | 3072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 104 | 2440 | 2912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 576 | 2150 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 360 | 2208 | 2976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 569,6 | 2221 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 563,2 | 2221 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.4.1-ISDN FAST SIMULATOR

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 768 | 8048 | 8096 | 656 | 7584 | 7872 | 560 | 5936 | 6144 | 448 | 4032 | 4704 | 320 | 2224 | 2848 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8160 | 640 | 7440 | 7712 | 544 | 5664 | 5984 | 432 | 3664 | 4256 | 320 | 1840 | 2368 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 7776 | 8096 | 768 | 5984 | 6176 | 672 | 3632 | 3808 | 560 | 1984 | 2112 | 416 | 976 | 9028 | 304 | 384 | 416 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 736 | 8048 | 8096 | 672 | 7568 | 8000 | 560 | 5728 | 6080 | 432 | 3776 | 4320 | 320 | 2016 | 2496 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 800 | 8048 | 8096 | 784 | 8048 | 8096 | 736 | 8048 | 8096 | 672 | 7600 | 7936 | 560 | 5744 | 6048 | 416 | 3792 | 4352 | 320 | 1984 | 2464 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 752 | 8048 | 8096 | 656 | 7312 | 7488 | 560 | 5536 | 5792 | 432 | 3536 | 4160 | 320 | 1936 | 2432 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 224 | 784 | 1568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 224 | 544 | 1088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 192 | 48 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 224 | 624 | 1248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 224 | 624 | 1248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 208 | 624 | 1248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.4.2-ISDN FAST SIMULATOR

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 768 | 8048 | 8096 | 704 | 7584 | 7872 | 576 | 5760 | 6144 | 464 | 3968 | 4704 | 608 | 2848 | 2848 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 800 | 8048 | 8096 | 752 | 8048 | 8096 | 640 | 8048 | 8096 | 512 | 7552 | 7872 | 336 | 5822 | 6140 | 160 | 4016 | 4704 | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 768 | 8048 | 8096 | 672 | 7568 | 7840 | 576 | 5840 | 6240 | 448 | 4016 | 4768 | 548 | 2848 | 2848 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 768 | 8048 | 8096 | 672 | 7520 | 7872 | 560 | 5760 | 6176 | 432 | 3984 | 4736 | 288 | 2160 | 2816 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 768 | 8048 | 8096 | 704 | 7652 | 7936 | 592 | 5824 | 6208 | 448 | 4032 | 4768 | 608 | 2848 | 2848 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 752 | 8048 | 8096 | 688 | 7616 | 7872 | 576 | 5808 | 6176 | 448 | 4048 | 4768 | 304 | 2144 | 2848 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 448 | 1568 | 1568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | NOS | NOS | NOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 426 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 384 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 448 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 448 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.5.1-ISDN INTERLEAVED SIMULATOR

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 816 | 7856 | 8096 | 816 | 7856 | 8096 | 768 | 7856 | 8096 | 704 | 7584 | 7872 | 592 | 6032 | 6560 | 480 | 3952 | 4832 | 336 | 2304 | 3136 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 800 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 784 | 7856 | 8096 | 720 | 7360 | 7488 | 576 | 5584 | 6048 | 480 | 3744 | 4448 | 320 | 1968 | 2752 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 816 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 784 | 7856 | 8096 | 704 | 3712 | 3808 | 592 | 2032 | 2112 | 496 | 1056 | 1088 | 456 | 480 | 480 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 800 | 7856 | 8096 | 816 | 7856 | 8096 | 784 | 7856 | 8096 | 720 | 7552 | 7872 | 592 | 5776 | 6208 | 480 | 3872 | 4672 | 336 | 2192 | 2912 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 816 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 816 | 7856 | 8096 | 688 | 7568 | 7776 | 608 | 5776 | 6112 | 496 | 3776 | 4480 | 320 | 2080 | 2816 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 816 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 720 | 7360 | 7456 | 608 | 5648 | 6112 | 496 | 3536 | 4256 | 336 | 2000 | 2656 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 302 | 1760 | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 299 | 1216 | 1216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 416 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 300 | 1504 | 1504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 286 | 1472 | 1472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 281 | 1504 | 1504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.5.2-ISDN INTERLEAVED SIMULATOR

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 800 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 720 | 7568 | 7872 | 608 | 6016 | 6560 | 480 | 4128 | 4928 | 435 | 3136 | 3136 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 800 | 7856 | 8096 | 768 | 7856 | 8096 | 688 | 7856 | 8096 | 560 | 7728 | 7872 | 400 | 5824 | 6368 | 224 | 4064 | 4896 | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 816 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 688 | 7648 | 7872 | 592 | 5968 | 6400 | 464 | 4080 | 4896 | 424 | 3136 | 3136 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 800 | 7856 | 8096 | 816 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 688 | 7696 | 7936 | 608 | 5904 | 6368 | 480 | 4096 | 4928 | 432 | 3136 | 3136 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 800 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 816 | 7856 | 8096 | 720 | 7728 | 7872 | 624 | 6032 | 6528 | 512 | 4032 | 4832 | 441 | 3136 | 3136 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 816 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 800 | 7856 | 8096 | 720 | 7664 | 7872 | 608 | 5936 | 6592 | 496 | 4016 | 4832 | 450 | 3136 | 3136 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 416 | 1760 | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | NOS | NOS | NOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 416 | 1728 | 1728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 416 | 1728 | 1728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 416 | 1728 | 1728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 416 | 1728 | 1728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.6.1-G.lite INTERLEAVED SIMULATOR

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 432 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 448 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 448 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1328 | 1536 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 448 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 448 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 448 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 448 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 448 | 1040 | 1088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 352 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 448 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 432 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 448 | 1280 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.6.2-G.lite INTERLEAVED SIMULATOR

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 448 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 432 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 448 | 1536 | 1536 | 416 | 1536 | 1536 | 352 | 1536 | 1536 | 288 | 1536 | 1536 | 192 | 1536 | 1536 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 432 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 432 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 448 | 1536 | 1536 | 384 | 1536 | 1536 | 320 | 1536 | 1536 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 432 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 432 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 | 480 | 1536 | 1536 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 448 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 128 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 432 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 256 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 448 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 432 | 1536 | 1536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.7.1-POTS FAST PHYSICAL LINE 0,4 mm

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 789,3 | 7564,7 | 8096 | 810,7 | 7776 | 8096 | 789,3 | 7872 | 8096 | 778,7 | 7765 | 8096 | 746,7 | 7040 | 8096 | 704 | 5643 | 6336 | 661,3 | 4992 | 5952 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 725,3 | 7402,7 | 8096 | 789,3 | 7563 | 8096 | 789,3 | 7753 | 8096 | 768 | 7627 | 8096 | 736 | 6549 | 8096 | 704 | 4587 | 5376 | 650,7 | 3712 | 4480 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 789,3 | 7552,0 | 8096 | 800 | 7104 | 8096 | 810,7 | 6187 | 7648 | 778,7 | 4875 | 5664 | 704 | 3115 | 3552 | 608 | 1995 | 2368 | 650,7 | 1429 | 1696 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 693,3 | 7541,3 | 8096 | 725,3 | 7680 | 8096 | 768 | 7829 | 8096 | 768 | 7829 | 8096 | 736 | 6699 | 8096 | 650,7 | 5440 | 6208 | 650,7 | 4544 | 5408 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 789,3 | 7564,7 | 8096 | 789,3 | 7712 | 8096 | 800 | 7872 | 8096 | 778,7 | 7840 | 8096 | 746,7 | 7019 | 8096 | 693,3 | 5515 | 6176 | 650,7 | 4672 | 5440 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 789,3 | 7554,0 | 8096 | 789,3 | 7701 | 8096 | 789,3 | 7861 | 8096 | 757,3 | 7861 | 8096 | 725,3 | 6979 | 8096 | 682,7 | 5269 | 6016 | 640 | 4139 | 4864 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 586,7 | 3595 | 4800 | 482,3 | 2080 | 3520 | 405,3 | 1056 | 2240 | 320 | 629,3 | 1312 | 384 | 480 | 480 | 288 | 32 | 32 | NOS | NOS | NOS |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 597,3 | 2251 | 3008 | 480 | 938,7 | 1664 | 512 | 384 | 640 | 448 | 64 | 64 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 576 | 821,3 | 1024 | 491,3 | 384 | 576 | 528 | 240 | 256 | 480 | 96 | 96 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 597,3 | 2997 | 4032 | 480 | 1483 | 2208 | 384 | 650,7 | 1120 | 309,3 | 448 | 800 | 384 | 256 | 256 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 597,3 | 3264 | 4128 | 490,7 | 1760 | 2624 | 394,7 | 1024 | 1664 | 309,3 | 533,3 | 1024 | 384 | 256 | 256 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| Κρουστικός Θόρυβος | 597,3 | 2976 | 3840 | 490,7 | 1749 | 2656 | 405,3 | 917,3 | 1760 | 432 | 768 | 1184 | 384 | 448 | 448 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |

7.3.4.7.2-POTS FAST PHYSICAL LINE 0,4 mm

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 778,7 | 7605 | 8096 | 809,3 | 7821 | 8096 | 800 | 8085 | 8160 | 714,7 | 7893 | 8416 | 618,7 | 6528 | 7136 | 533,3 | 4885 | 6528 | 592 | 4928 | 5984 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 693,3 | 7413 | 8096 | 725,3 | 7800 | 8096 | 640 | 7981 | 8096 | 565,3 | 7819 | 8224 | 490,7 | 6443 | 7104 | 341,3 | 4640 | 6464 | 368 | 4912 | 6016 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 778,7 | 7552 | 8096 | 789,3 | 7605 | 8096 | 800 | 7819 | 8096 | 714,7 | 7765 | 8096 | 597,3 | 6528 | 7104 | 512 | 4768 | 6464 | 576 | 4928 | 5984 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 714,7 | 7531 | 8096 | 746,7 | 7821 | 8096 | 768 | 8107 | 8224 | 650,7 | 7840 | 8224 | 576 | 6496 | 7136 | 448 | 4821 | 6464 | 464 | 4960 | 6048 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 778,7 | 7605 | 8096 | 789,3 | 7811 | 8096 | 789,3 | 8064 | 8096 | 704 | 7883 | 8288 | 629,3 | 6549 | 7136 | 533,3 | 4843 | 6496 | 560 | 4928 | 6016 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 778,7 | 7595 | 8096 | 789,3 | 7851 | 8096 | 800 | 8053 | 8096 | 704 | 7861 | 8416 | 608 | 6453 | 7104 | 533,3 | 4736 | 6464 | 560 | 4944 | 6048 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 576 | 3968 | 4992 | 480 | 2741 | 3904 | 394,7 | 1795 | 2920 | 400 | 1152 | 1792 | 288 | 704 | 1024 | 192 | 288 | 544 | 160 | 224 | 224 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 213,3 | 3989 | 4992 | 117,3 | 2432 | 3936 | 80 | 1969 | 2625 | 32 | 1792 | 1792 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 586,7 | 4000 | 5024 | 480 | 2432 | 3904 | 362,7 | 1685 | 2688 | 400 | 1152 | 1760 | 288 | 704 | 1024 | 176 | 288 | 544 | 160 | 224 | 224 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 416 | 4000 | 4992 | 288 | 2443 | 3936 | 288 | 2144 | 2720 | 128 | 1232 | 1760 | 128 | 1024 | 1024 | 32 | 544 | 544 | NOS | NOS | NOS |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 586,7 | 4011 | 5024 | 469,3 | 2432 | 3904 | 373,3 | 1685 | 2688 | 416 | 1264 | 1760 | 288 | 704 | 1024 | 176 | 288 | 544 | 160 | 224 | 224 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 586,7 | 3989 | 4992 | 480 | 2432 | 3904 | 362,7 | 1600 | 2688 | 432 | 1040 | 1760 | 384 | 608 | 1024 | 176 | 288 | 544 | 160 | 224 | 224 |

7.3.4.8.1-POTS INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 mm

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 789,3 | 7588,0 | 8096 | 810,7 | 7776 | 8096 | 800 | 7979 | 8096 | 778,7 | 7915 | 8096 | 746,7 | 7040 | 8096 | 704 | 5675 | 6368 | 661,3 | 5109 | 6304 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 736,0 | 7370,7 | 8096 | 789,3 | 7563 | 8096 | 789,3 | 7755 | 8096 | 768 | 7509 | 8096 | 736 | 6421 | 7712 | 704 | 4917 | 5984 | 650,7 | 3712 | 4480 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 789,3 | 7584,0 | 8096 | 800 | 7136 | 8096 | 810,7 | 6293 | 7872 | 778,7 | 4960 | 5984 | 746,7 | 3115 | 3552 | 693,3 | 1963 | 2368 | 650,7 | 1429 | 1696 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 704,0 | 7541,3 | 8096 | 736 | 7701 | 8096 | 768 | 7872 | 8096 | 768 | 7872 | 8096 | 736 | 6699 | 8096 | 650,7 | 5451 | 6272 | 650,7 | 4736 | 5984 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 789,3 | 7588,0 | 8096 | 789,3 | 7776 | 8096 | 810,7 | 7979 | 8096 | 778,7 | 7925 | 8096 | 746,7 | 7019 | 8096 | 693,3 | 5579 | 6240 | 650,7 | 4875 | 5984 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 789,3 | 7588,0 | 8096 | 800 | 7723 | 8096 | 810,7 | 7872 | 8096 | 757,3 | 7861 | 8096 | 725,3 | 6979 | 8096 | 682,7 | 5312 | 6144 | 640 | 4512 | 5984 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 576 | 3584 | 4800 | 482,3 | 2101 | 3520 | 405,3 | 1109 | 2240 | 309,3 | 629,3 | 1312 | 384 | 480 | 480 | 288 | 32 | 32 | NOS | NOS | NOS |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 586,7 | 2229 | 3008 | 490,7 | 949,3 | 1664 | 512 | 384 | 640 | 448 | 64 | 64 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 576 | 854,7 | 1024 | 501,3 | 437,3 | 576 | 528 | 240 | 256 | 480 | 96 | 96 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 586,7 | 3104 | 4032 | 501,3 | 1504 | 2208 | 384 | 661,3 | 1120 | 309,3 | 448 | 800 | 384 | 256 | 256 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 597,3 | 3264 | 4128 | 490,7 | 1781 | 2624 | 394,7 | 1003 | 1664 | 309,3 | 533,3 | 1024 | 384 | 256 | 256 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| Κρουστικός Θόρυβος | 586,7 | 2842 | 3840 | 501,3 | 1707 | 2656 | 405,3 | 885,3 | 1760 | 432 | 768 | 1184 | 384 | 448 | 448 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |

7.3.4.8.2-POTS INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 mm

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 778,7 | 7577 | 8096 | 809,3 | 7821 | 8096 | 810,7 | 8064 | 8096 | 714,7 | 7893 | 8416 | 618,7 | 6528 | 7136 | 533,3 | 4811 | 6528 | 592 | 4928 | 5984 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 693,3 | 7275 | 8096 | 725,3 | 7800 | 8096 | 650,7 | 8000 | 8096 | 565,3 | 7840 | 8288 | 490,7 | 6443 | 7104 | 341,3 | 4608 | 6464 | 368 | 4912 | 6016 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 778,7 | 7563 | 8096 | 789,3 | 7605 | 8096 | 800 | 7821 | 8096 | 714,7 | 7808 | 8224 | 597,3 | 6528 | 7104 | 490,7 | 4715 | 6464 | 576 | 4928 | 5984 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 704 | 7552 | 8096 | 746,7 | 7821 | 8096 | 768 | 8085 | 8160 | 650,7 | 7840 | 8224 | 576 | 6496 | 7136 | 448 | 4779 | 6464 | 464 | 4960 | 6048 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 778,7 | 7552 | 8096 | 789,3 | 7811 | 8096 | 789,3 | 8064 | 8096 | 704 | 7883 | 8288 | 629,3 | 6549 | 7136 | 533,3 | 4757 | 6496 | 560 | 4928 | 6016 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 778,7 | 7563 | 8096 | 789,3 | 7851 | 8096 | 810,7 | 8053 | 8096 | 693,3 | 7819 | 8288 | 608 | 6453 | 7104 | 533,3 | 4725 | 6464 | 560 | 4944 | 6048 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 596 | 3989 | 4992 | 501,3 | 2741 | 3904 | 384 | 1891 | 2920 | 432 | 1360 | 1792 | 336 | 736 | 1024 | 224 | 304 | 544 | 160 | 224 | 224 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 234,7 | 4000 | 4992 | 138,7 | 2432 | 3936 | 96 | 2193 | 2625 | 32 | 1360 | 1792 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 597,3 | 3968 | 5024 | 501,3 | 2432 | 3904 | 384 | 1792 | 2688 | 448 | 1344 | 1760 | 336 | 736 | 1024 | 224 | 304 | 544 | 160 | 224 | 224 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 426,7 | 3957 | 4992 | 320 | 2443 | 3936 | 336 | 2208 | 2720 | 160 | 1344 | 1760 | 128 | 1024 | 1024 | 32 | 544 | 544 | NOS | NOS | NOS |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 608 | 4011 | 5024 | 480 | 2432 | 3904 | 394,7 | 1792 | 2688 | 448 | 1344 | 1760 | 336 | 752 | 1024 | 224 | 304 | 544 | 160 | 224 | 224 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 608 | 3957 | 4992 | 490,7 | 2432 | 3904 | 384 | 1283 | 2688 | 448 | 1344 | 1760 | 336 | 736 | 1024 | 224 | 304 | 544 | 160 | 224 | 224 |

7.3.4.9.1-ISDN FAST PHYSICAL LINE 0,4 mm

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 784 | 8048 | 8096 | 688 | 7920 | 8096 | 608 | 7088 | 7232 | 528 | 5376 | 5952 | 464 | 4432 | 5120 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 784 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 784 | 8048 | 8096 | 688 | 7872 | 8096 | 624 | 6866 | 6948 | 512 | 5104 | 5632 | 448 | 4112 | 4640 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 800 | 8048 | 8096 | 784 | 7776 | 8096 | 736 | 6400 | 7008 | 688 | 4624 | 4832 | 624 | 2752 | 2976 | 528 | 1584 | 1728 | 448 | 1056 | 1120 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 784 | 8048 | 8096 | 672 | 7920 | 8096 | 624 | 6960 | 7168 | 512 | 4200 | 4704 | 464 | 4160 | 4608 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 784 | 8048 | 8096 | 720 | 7904 | 8096 | 640 | 6944 | 7136 | 528 | 5152 | 5728 | 464 | 4224 | 4672 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 784 | 8048 | 8096 | 704 | 7920 | 8096 | 624 | 6656 | 6912 | 512 | 4896 | 5184 | 464 | 4416 | 4416 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 352 | 2752 | 3392 | 544 | 1888 | 1888 | 448 | 928 | 928 | 288 | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 336 | 2352 | 2944 | 544 | 1600 | 1600 | 448 | 704 | 704 | 288 | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 320 | 512 | 544 | 512 | 192 | 192 | 416 | 32 | 32 | NOS | NOS | NOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 352 | 2432 | 2848 | 544 | 1504 | 1504 | 416 | 640 | 640 | 288 | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 336 | 2496 | 2944 | 544 | 1664 | 1664 | 448 | 800 | 800 | 288 | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 336 | 2320 | 2848 | 544 | 1664 | 1664 | 416 | 864 | 864 | 320 | 192 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.9.2-ISDN FAST PHYSICAL LINE 0,4 mm

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 784 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 784 | 8048 | 8096 | 704 | 7952 | 8096 | 656 | 7024 | 7136 | 560 | 5462 | 6176 | 480 | 4432 | 5248 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 800 | 8048 | 8096 | 768 | 8048 | 8096 | 688 | 8048 | 8096 | 576 | 7856 | 8096 | 432 | 7024 | 7072 | 304 | 5414 | 6080 | 208 | 4448 | 5312 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 7776 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 736 | 7952 | 8096 | 640 | 7088 | 7232 | 560 | 5446 | 6144 | 496 | 4368 | 5216 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 784 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 784 | 8048 | 8096 | 720 | 7872 | 8096 | 656 | 6960 | 7104 | 560 | 5360 | 6048 | 464 | 4352 | 5152 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 800 | 8048 | 8096 | 816 | 8048 | 8096 | 784 | 8048 | 8096 | 736 | 7968 | 8096 | 640 | 6912 | 6976 | 544 | 5456 | 6112 | 480 | 4448 | 5280 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 800 | 8048 | 8096 | 800 | 8048 | 8096 | 768 | 8048 | 8096 | 768 | 7936 | 8096 | 640 | 6944 | 7072 | 560 | 5392 | 6016 | 512 | 4432 | 5312 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 368 | 2784 | 3648 | 544 | 2176 | 2176 | 416 | 1024 | 1024 | 288 | 416 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 80 | 2800 | 3680 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 336 | 2768 | 3616 | 480 | 2144 | 2144 | 384 | 1024 | 1024 | 256 | 384 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 336 | 2768 | 3648 | 480 | 2144 | 2144 | 352 | 1024 | 1024 | 224 | 384 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 352 | 2818 | 3684 | 544 | 2144 | 2144 | 416 | 1056 | 1056 | 288 | 416 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κρουστικός Θόρυβος | 368 | 2768 | 3648 | 512 | 2112 | 2112 | 416 | 1024 | 1024 | 288 | 416 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.4.10.1-ISDN INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 mm

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 464 | 4816 | 3808 | 432 | 4816 | 8096 | 352 | 4320 | 7104 | 288 | 3408 | 5280 | 240 | 2672 | 3808 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 432 | 4816 | 8096 | 336 | 4128 | 6720 | 288 | 3072 | 4608 | 240 | 2496 | 3456 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4256 | 6976 | 416 | 3264 | 4992 | 352 | 2240 | 2944 | 272 | 1680 | 1824 | 240 | 1392 | 1536 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 416 | 4816 | 8096 | 352 | 4240 | 6944 | 288 | 3472 | 5408 | 224 | 2672 | 3808 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 416 | 4816 | 8096 | 336 | 4208 | 6880 | 272 | 3264 | 4992 | 240 | 2672 | 3808 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 416 | 4816 | 8096 | 352 | 4128 | 6720 | 288 | 3152 | 4768 | 224 | 2528 | 3520 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 160 | 1824 | 2112 | 160 | 1711 | 1536 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1152 | 1152 | 160 | 608 | 608 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 160 | 1696 | 1856 | 160 | 992 | 1280 | 160 | 864 | 864 | 160 | 224 | 224 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 160 | 912 | 1184 | 160 | 768 | 768 | 160 | 416 | 416 | 160 | 192 | 192 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 160 | 1776 | 2016 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1472 | 1472 | 160 | 800 | 800 | 160 | 288 | 288 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 160 | 1744 | 1952 | 160 | 1694 | 800 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 928 | 928 | 160 | 480 | 480 | 160 | 192 | 192 | NOS | NOS | NOS |
| Κρουστικός Θόρυβος | 160 | 1760 | 1984 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1024 | 1024 | 160 | 544 | 544 | 160 | 192 | 192 | NOS | NOS | NOS |

7.3.4.10.2-ISDN INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 mm

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 432 | 4816 | 8096 | 384 | 4272 | 7008 | 288 | 2992 | 4448 | 256 | 2576 | 3616 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 384 | 4816 | 8096 | 320 | 4288 | 7040 | 240 | 2944 | 4352 | 176 | 2528 | 3520 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 432 | 4816 | 8096 | 384 | 4288 | 7040 | 288 | 2976 | 4416 | 256 | 2576 | 3616 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 448 | 4816 | 8096 | 384 | 4240 | 6944 | 288 | 2912 | 4288 | 256 | 2560 | 3584 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 416 | 4816 | 8096 | 368 | 4304 | 7072 | 288 | 2960 | 4384 | 256 | 2576 | 3616 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 480 | 4816 | 8096 | 432 | 4816 | 8096 | 384 | 4272 | 7008 | 288 | 3008 | 4480 | 256 | 2512 | 3488 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS | US | DS | B-DS |
| Καμμία παρενόχληση | 160 | 1744 | 1952 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1248 | 1248 | 160 | 1056 | 1056 | 160 | 416 | 416 | 160 | 160 | 160 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 112 | 1760 | 1984 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1536 | 1536 | 32 | 1344 | 1344 | 32 | 1088 | 1088 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 160 | 1728 | 1920 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1248 | 1248 | 160 | 1088 | 1088 | 160 | 416 | 416 | 160 | 64 | 64 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 160 | 1728 | 1920 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1248 | 1248 | 160 | 1056 | 1056 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 160 | 1728 | 1920 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1312 | 1312 | 160 | 1088 | 1088 | 160 | 416 | 416 | 160 | 160 | 160 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 160 | 1728 | 1920 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1536 | 1536 | 160 | 1312 | 1312 | 160 | 1088 | 1088 | 160 | 416 | 416 | 160 | 160 | 160 |

7.3.4.11.1-G.lite INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 mm

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS |
| Καμμία παρενόχληση | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS |
| Καμμία παρενόχληση | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1152 | 160 | 608 | 160 | 192 | NOS | NOS |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 864 | 160 | 224 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 160 | 1184 | 160 | 1184 | 160 | 416 | 160 | 192 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1472 | 160 | 800 | 160 | 288 | NOS | NOS | NOS | NOS |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 928 | 160 | 480 | 160 | 192 | NOS | NOS |
| Κρουστικός Θόρυβος | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1024 | 160 | 544 | 160 | 192 | NOS | NOS |

7.3.4.11.2-G.lite INTERLEAVED PHYSICAL LINE 0,4 mm

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS |
| Καμμία παρενόχληση | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS |
| Καμμία παρενόχληση | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1248 | 160 | 1056 | 160 | 416 | 160 | 160 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 32 | 1344 | 32 | 1088 | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1248 | 160 | 1088 | 160 | 416 | 160 | 64 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1248 | 160 | 1056 | NOS | NOS | NOS | NOS |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1312 | 160 | 1088 | 160 | 416 | 160 | 160 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1536 | 160 | 1312 | 160 | 1088 | 160 | 416 | 160 | 160 |

7.3.4.12.1-POTS FAST PHYSICAL LINE 0,6 mm

| Noise at ATU-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS |
| Καμμία παρενόχληση | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 7360 | 800 | 6720 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 7200 | 800 | 7872 | 800 | 6080 | 800 | 5056 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 5760 | 800 | 3744 | 800 | 2944 | 800 | 2176 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 6784 | 800 | 6144 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 7360 | 800 | 6752 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 7328 | 800 | 6720 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS |
| Καμμία παρενόχληση | 800 | 4320 | 800 | 2016 | 704 | 1216 | 704 | 992 | 576 | 416 | 288 | 288 | NOS | NOS |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 800 | 3040 | 800 | 896 | 96 | 544 | 32 | 288 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 800 | 1440 | 800 | 736 | 512 | 512 | 224 | 384 | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS | NOS |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 800 | 3584 | 800 | 1760 | 320 | 1024 | 512 | 672 | 640 | 320 | 256 | 288 | NOS | NOS |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 800 | 4288 | 800 | 1952 | 704 | 1120 | 672 | 960 | 576 | 544 | 256 | 288 | NOS | NOS |
| Κρουστικός Θόρυβος | 800 | 4288 | 800 | 1920 | 704 | 1120 | 672 | 960 | 576 | 544 | 256 | 288 | NOS | NOS |

7.3.4.12.2-POTS FAST PHYSICAL LINE 0,6 mm

| Noise at ATU-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμή/Θόρυβος | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS |
| Καμμία παρενόχληση | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 7424 | 800 | 6752 |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 640 | 8096 | 608 | 7328 | 480 | 6720 |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 7360 | 800 | 6816 |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 7360 | 768 | 6784 |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 7424 | 768 | 6784 |
| Κρουστικός Θόρυβος | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 8096 | 800 | 7424 | 768 | 6784 |
| Γραμμή/Θόρυβος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|  | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS | US | DS |
| Καμμία παρενόχληση | 800 | 3840 | 800 | 1824 | 672 | 1376 | 672 | 1152 | 640 | 640 | 448 | 224 | NOS | NOS |
| * 20 HDSL NEXT A,B -47,6 | 416 | 3840 | 224 | 1760 | 128 | 1376 | 160 | 1152 | 64 | 672 | 64 | 224 | NOS | NOS |
| * 10 E1.AMI C -46,0 | 800 | 3808 | 736 | 1792 | 704 | 1376 | 672 | 1120 | 576 | 640 | 448 | 192 | NOS | NOS |
| * 20 DSL A,B -56,1 | 704 | 3808 | 544 | 1760 | 416 | 1376 | 416 | 1120 | 320 | 640 | 160 | 224 | NOS | NOS |
| Λευκός Θόρυβος -140 dBm/Hz | 800 | 3840 | 800 | 1792 | 672 | 1376 | 672 | 1152 | 608 | 640 | 448 | 224 | NOS | NOS |
| Κρουστικός Θόρυβος | 800 | 3808 | 800 | 1824 | 672 | 1376 | 672 | 1152 | 576 | 640 | 416 | 224 | NOS | NOS |

7.3.5-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο κομμάτι αυτό θα αναλύσουμε τη συμπεριφορά του συστήματος ADSL και τις επιδόσεις του, αναφορικά με όλες τις επιδόσεις που επηρρεάζουν τη λειτουργία του. Η λεπτομερής επεξεργασία των πειραματικών μετρήσεων που παρουσιάστηκε παραπάνω οδηγεί σε χρήσιμα και πολύ σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα σε ότι έχει να κάνει με τις βασικές αρχές του συστήματος. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην περιγραφή των τεχνολογιών xDSL και στον τρόπο λειτουργίας αυτών η επίδραση των θορύβων (NEXT και FEXT) στην γραμμή μετάδοσης έχουν σημαντική επιρροή στην λειτουργία του συνολικού συστήματος. Αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό με μια γρήγορη σάρωση των πινάκων που απεικονίζουν τις μέσες τιμές των επιδόσεων του συστήματος πάνω σε όλες τις υπηρεσίες.

Η τιμή που επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο στις μετρήσεις χωρίς καμία παρενόχληση είναι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η μέγιστη δυνατή. Το γεγονός ότι σε κάποιες μετρήσεις υπάρχουν τιμές bit rate σε γραμμή με θόρυβο που ξεπερνούν αυτήν την τιμή δεν έγκειται σε καλύτερη λειτουργία της γραμμής με θόρυβο, παρά μόνον σε σφάλμα τόσο των μετρήσεων όσο και πολύ περισσότερο στην επεξεργασία αυτών, η οποία έπρεπε να γίνει για να έιναι εφικτή η παρουσίαση αυτών των αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό όπως προαναφέρθηκε οι μέσες τιμές απόδοσης δεν πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν για την εξαγωγή συμπερασμάτων και η παράθεση τους γίνεται καθαρά για τυπικούς λόγους συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

Παραταύτα δεν μπορεί κανείς να μην προσέξει τη μεγάλη μείωση του bit rate της γραμμής όταν στην πλευρά του μόντεμ που χρησιμοποιούμε ως βάση για τις μετρήσεις (ATU-R) παρεμβάλλεται ο θόρυβος 10 Ε1 ΑΜ1 C -46,0. όπως έχουμε αναφέρει στην περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος ADSL η διαμόρφωση που χρησιμοποιεί για τη μετάδοση δεδομένων επηρρεάζεται από τέτοιου είδους ΝΕΧΤ θορύβους. Αυτό είναι συμπέρασμα που απορρέει τόσο από τα αποτελέσματα του προσομοιωτή όσο και από αυτά του φυσικού καλωδίου.

Κλείνοντας το σχολιασμό των μέσων τιμών επίδοσης πρέπει να αναφέρουμε ότι σε πειραματικό τουλάχιστον επίπεδο οι υπηρεσίες POTS δείχνουν να συνεργάζονται καλύτερα με το σύστημα από τις ISDN και στους δύο «δρόμους» μετάδοσης upstream και downstream. Επιπροσθέτως πρέπει να αναφερθεί ότι η τεχνολογία δείχνει να λειτουργεί καλύτερα σε φυσικό καλώδιο μεγαλύτερης διαμέτρου (Φ 0,6mm), ωστόσο επειδή το δείγμα των μετρήσεων σε τέτοιο καλώδιο δεν είναι αρκετά μεγάλο δεν κρίνεται σκόπιμο να εξαχθούν αβίαστα γενικότερα συμπεράσματα σε ότι έχει να κάνει με τη σχέση ρυθμού μετάδοσης και διαμέτρου της γραμμής.

Όπως αναφέρθηκε οι μετρήσεις που έγιναν μέσω simulator είναι ενδεικτικές και κυρίως απεικονίζουν τη γεινκή συμπεριφορά των διατάξεων σερ σχέση με τους παρεμβαλλόμενους θορύβους. Αν δεν είχαν πραγματοποιηθεί μετρήσεις σε φυσική γραμμή και η τεχνολογία εφαρμοζόταν στην πράξη βασιζόμενη μόνο στα αποτελέσματα του προσομοιωτή είναι σίγουρο ότι θα επικρατούσε απογοήτευση, Χωρίς να μειώνεται η αξία των μετρήσεων αυτών, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όπως φαίνεται κι από τους πίνακες και τα διαγράμματα των αποκλίσεων των μέσων τιμών των επιδόσεων σε προσομοιωτή και σε πραγματικές συνθήκες υπάρχει διαφορά μεγάλη έως και πολύ μεγάλη σε πολλές περιπτώσεις, τόσο σε απόλυτη τιμή όσο και σε ποσοστιαία απόκλιση. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν την αντίληψη ότι η εξομοίωση πραγματικών συνθηκών δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει το πραγματικό περιβάλλον και τα αποτελέσματα ερευνών που γίνονται τοιουτοτρόπως θα πρέπει να έχουν κυρίως συγκριτικό χαρακτήρα κι όχι συμπερασματικό.

Το βασικότερο τμήμα όμως των μετρήσεων και της επεγεργασίας των αποτελεσμάτων είναι αυτό που περιγράφει αναλυτικά τις επιδόσεις που μετρήθηκαν σε σχέση με το σημείο εφαρμογής του θορύβου, την επίδραση διαφορετικών ειδών θορύβου και, πολύ σημαντικό, το μήκος της γραμμής.

Έχει ήδη γίνει αναφορά στη δυσκολία που έχουν γενικά όλα τα συστήματα ταχύρυθμης μετάδοσης να διατηρήσουν υψηλές ταχύτητες σε μεγάλες αποστάσεις και σε όλο το μήκος της γραμμής μετάδοσης. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω απεικονίζουν με τον καλύτερο τρόπο τη δυσκολία αυτή του συστήματος ADSL.

Όπως είναι προφανές από τα διαγράμματα και γενικά όπως αναμενόταν τα ADSL δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα όσον άφορα την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων σε αποστάσεις μικρότερες των 3,5 με 4 χιλιόμετρων αφού οι διαφορές που παρατηρούνται από τα διαγράμματα για τις αποστάσεις αυτές  δεν είναι σημαντικές. Είναι γνωστό και από μετρήσεις που έγιναν στις πρώτες εφαρμογές των ADSL ότι αυτά δεν επηρεάζονται σημαντικά από την απόσταση και οι ADSL υπηρεσίες μπορούν να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων για μέσες αποστάσεις. Βέβαια εδώ δεν θα πρέπει να μας διαφύγει το γεγονός ότι οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο τόσο με προσομοιωτή όσο και με φυσικό καλώδιο, γεγονός που μας δημιουργεί αμφιβολίες για το αν οι ADSL υπηρεσίες θα έχουν και ανάλογη συμπεριφορά όταν εφαρμοστούν σε πραγματικό δίκτυο, καθότι στο εργαστήριο οι συνθήκες ήταν ελεγχόμενες και ιδανικές, ενώ σε πραγματικές συνθήκες θα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα επηρεάσουν τους ρυθμούς μετάδοσης. Παρόλα αυτά από τα διαγράμματα μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι τα ADSL σε ιδανικές συνθήκες δεν επηρεάζονται σημαντικά από την απόσταση.

Σε αποστάσεις πολύ μεγαλύτερες των 4000 μέτρων και σε ορισμένα συστήματα δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία μεταξύ των δυο modem ATU-C και ATU-R. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι για αυτές τις αποστάσεις και με αυτό τον θόρυβο είναι απαγορευτική η παροχή γραμμών ADSL, καθότι σε ιδανικές συνθήκες και με ιδανικά καλώδια δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία των δυο modem, σε πραγματικό δίκτυο οπού οι συνθήκες θα είναι σαφώς χειρότερες θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η μετάδοση.

Είναι επίσης φανερό από τα διαγράμματα ότι ο θόρυβος στα ATU-R δείχνει να επηρεάζει περισσότερο από το θόρυβο στα ATU-C. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο καθότι από έρευνες που έγιναν σε εργαστήρια άλλων χωρών και από την θεωρία είναι γνωστό ότι τα ADSL είναι πολύ ευαίσθητα σε θόρυβο NEXT. Αντιθέτως, τα ADSL δείχνουν να αντιμετωπίζουν πιο ικανοποιητικά το θόρυβο FEXT. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν επηρεάζει την απόδοση τους, άλλα η επίδρασή του είναι σημαντικά μικρότερη. Αυτή η ικανότητα να αντιμετωπίζουν πιο κάλα τον θόρυβο FEXT από τον θόρυβο ΝΕΧΤ οφείλεται στην αρχιτεκτονική των ADSL και είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδιάστηκαν, καθότι η δημιουργία θορύβου FEXT είναι πιο πιθανή από την δημιουργία NEXT.

Επίσης από τα διαγράμματα βλέπουμε ότι ο ρυθμός upstream δείχνει να επηρεάζεται λιγότερο από τον θόρυβο σε σχέση με το ρυθμό downstream. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι στα ADSL το εύρος ζώνης μοιράζεται σε επιμέρους κανάλια τα οποία χρησιμοποιούνται για την μετάδοση δεδομένων. Έτσι  με βάση την σχεδίαση των ADSL, ο θόρυβος είναι επιθυμητό να επηρεάζει περισσότερο το φάσμα των καναλιών που κάνουν το downstream καθότι ο αριθμός τους είναι σημαντικά μεγαλύτερος και έτσι μια πιθανή απώλεια μερικών καναλιών δεν θα επηρεάσει την μετάδοση σημαντικά ενώ για το upstream χρησιμοποιούνται πολύ πιο λίγα κανάλια και μια πιθανή απώλεια τους θα καταστούσε  την σύνδεση αδύνατη.

Ένας θόρυβος που επιβαρύνει σημαντικά την μετάδοση είναι ο θόρυβος που δημιουργείται από Ε1 γραμμές που τυχόν συνυπάρχουν. Το γεγονός αυτό είναι   γνωστό και από την θεωρία και γενικά ο θόρυβος που δημιουργείται από Ε1 γραμμές επηρεάζει όλα ανεξαιρέτως τα είδη DSL. Στην πράξη η γειτνίαση με μια γραμμή Ε1 θα ήταν ακόμα πιο επιβλαβής για την μετάδοση καθώς στο εργαστήριο χρησιμοποιούνται καλώδια με γενικά καλή μόνωση και κυρίως καλώδια που τηρούν όλες τις προδιαγραφές, ενώ στο πραγματικό δίκτυο τα προβλήματα των καλώδιων θα μείωναν επιπλέον τον ρυθμό μετάδοσης.

Ένα άλλο είδος θορύβου που αναμενόταν να επηρεάσει σημαντικά το ρυθμό μετάδοσης είναι ο θόρυβος 20 HDSL NEXT A,B -47,6 παρόλο που είναι θόρυβος από DSL και λογικά δεν θα έπρεπε να επηρεάζει τα ADSL. Αυτή η επιβάρυνση οφείλεται κυρίως στην κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί η HDSL και είναι η 2B1Q που την χρησιμοποιούν και ISDN και γενικά επηρεάζουν το ίδιο σημαντικά  τα ADSL.

Τόσο ο κρουστικός θόρυβος όσο και ο λευκός δεν έδειξαν να επηρεάζουν σημαντικά την επίδοση των ADSL. Δηλαδή με λίγα λόγια τα ADSL είναι αρκετά ανεκτικά όσον άφορα τον λευκό θρύβω και τον κρουστικό θόρυβο άλλα επηρεάζονται σημαντικά από θορύβους και διαταραχές που προέρχονται από άλλα συστήματα.

Τέλος το G.LITE σε όλες τις μετρήσεις έδειξε μια σταθερότητα όσον άφορα τον θόρυβο και παρόλο που είναι πιο χαμηλού ρυθμού η σταθερότητα που επέδειξε του δίνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για εφαρμογές που δεν απαιτούν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης. Το G.LITE επέδειξε μια σταθερότητα στις διακυμάνσεις που παρουσίασε και όσον αφορά την απόσταση πράγμα που το κάνει ιδανικό για μεγάλες αποστάσεις.

Συνοψίζοντας να τονίσουμε ότι σε πραγματικές συνθήκες τα αποτελέσματα θα είναι χειρότερα από αυτά που παρουσιάζουμε για τον απλούστατο λόγο ότι στο εργαστήριο οι συνθήκες είναι ιδανικές, ενώ σε κανονικές γραμμές πέραν όλων των άλλων υπάρχει το πρόβλημα ότι υπεισέρχονται πέραν του ενός θόρυβοι ταυτόχρονα.

# ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Οι προβληματισμοί της αγοράς σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων DSL έχουν να κάνουν με το υψηλό κόστος εξοπλισμού για τον πελάτη (high end user equipment cost), με την ασυμβατότητα όλων των διαφορετικών εξοπλισμών DSL, την περιορισμένη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, τους περιορισμούς της χωρητικότητας του συστήματος και το μεγάλο ρυθμό κατάργησης των συνδέσεων DSL (high end-user disconnection rate ή churn).

End User Equipment Cost

Ένας βασικός προβληματισμός είναι το κόστος που επιβαρύνει κάθε νέο πελάτη που μπαίνει στην αγορά των νέων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αν και το κόστος των DSL modems μειώνεται συνεχώς λόγω του ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων, όπως καλωδιακά modems, εντούτοις το υψηλό συνολικό κόστος εξοπλισμού αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην εξάπλωση της αγοράς των DSL συστημάτων. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος, ορισμένες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες DSL είτε επιχορηγούν την αγορά των modems είτε προχωρούν στην ενοικίαση ή ακόμη και στο δανεισμό τους.

Interoperability Challenges

Υπάρχει περίπτωση οι εξοπλισμοί DSL δύο διαφορετικών κατασκευαστών να μην είναι 100% συμβατοί. Ακόμη κι όταν ο εξοπλισμός είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με κοινά πρότυπα, τα εργοστασιακά πρότυπα διαφέρουν λόγω διαφορετικής ερμηνείας των προτύπων αυτών ανάλογα με τον κατασκευαστή. Η ασυμβατότητα αυτή μπορεί να έχει σχέση με την απόδοση της μεταφοράς δεδομένων ή την ανικανότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων εφαρμογών (π.χ. voice on the Internet). Όταν λοιπόν ο πελάτης εξυπηρετείται με τρόπο κατώτερο από τον συμφωνημένο αρχίζουν τα προβλήματα για τον παροχέα, αφού μειώνεται η εμπιστοσύνη του πελάτη προς τις υπηρεσίες που παρέχονται και η έλλειψη εμπιστοσύνης οδηγεί με τη σειρά της σε κακή φήμη και στο φαινόμενο churn.

Availability of Equipment

Η σχεδίαση και η κατασκευή του εξοπλισμού DSL απαιτεί σημαντική επένδυση από την πλευρά του κατασκευαστή. Τα DSL modems για παράδειγμα είναι πολύ πιο σύνθετα από τα κοινά αναλογικά modem. Παρά το γεγονός ότι τα συστήματα DSL χρειάζονται προτυποποιημένα προϊόντα που μπορούν να παραχθούν σε σχετικά μεγάλες ποσότητες, οι προβλέψεις υποστηρίζουν ότι για μερικά χρόνια ακόμη η παραγωγή των αναλογικών modems θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν του εξοπλισμού DSL. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται ο ανταγωνισμός τους και πιθανότατα θα μειωθεί και η διαθεσιμότητα των DSL modems στην αγορά.

Capacity Limitations

Υπάρχει περίπτωση οι συνδρομητές στο σύστημα DSL να αντιμετωπίσουν προβλήματα σύνδεσης λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του συστήματος. Το φαινόμενο που ονομάζεται oversubscription παρουσιάζεται όταν για παράδειγμα  πολλοί από τους πελάτες είναι ταυτόχρονα στο Internet και χρησιμοποιούν υπηρεσίες που απαιτούν υψηλές ταχύτητες μετάδοσης (π.χ. streaming web video). Στην περίπτωση αυτή η χωρητικότητα του δικτύου περιορίζεται και είτε μερικοί είτε όλοι οι πελάτες δε θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν.

Churn

Έτσι ονομάζεται το ποσοστό των συνδρομητών που διακόπτουν τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών DSL. Συνήθως εκφράζεται ως το ποσοστό των συνδρομητών που διακόπτουν τη σύμβαση μέσα στη διάρκεια κάθε μήνα. Το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται είτε στην αλλαγή κατοικίας ενός πελάτη (εσωτερική μετανάστευση) είτε στη μετακίνησή του σε κάποιο άλλο δίκτυο παροχής υπηρεσιών. Υπάρχουν όπως προαναφέραμε εταιρείες που για να μειώσουν το κόστος εξοπλισμού, επιχορηγούν την αγορά του από τον πελάτη. Στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλος ρυθμός churn οι εταιρείες αυτές θα έχουν σημαντικό έλλειμα. Για την αντιμετώπιση και του φαινομένου churn και του κινδύνου ζημίας που συνεπάγεται αυτό, οι παροχείς αυτών των υπηρεσίων προχώρησαν στη σύναψη συμβάσεων μεγάλης διάρκειας με όρο την επιβολή χρηματικού προστίμου στην περίπτωση που ο πελάτης διακόψει τη σύμβαση πριν το πέρας αυτής.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## Στο παράρτημα παρατίθεται η συνδεσμολογία των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των άνωθεν συμπερασμάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]		Harte Lawrence, Kikta Roman  “Delivering xDSL” McGraw-Hill 2001, pages 1-54, 83-133

[2]		The DSL SourceBook, version 3.1, 2000, PARADYNE, www.paradyne.com

[3]		ETSI TS 101524 v.1.1.1 06/2001

[4]		ITU-T Recommendation G.991.2 02/2001, SHDSL tranceivers

[5]    	  White Paper: G.SHDSL Overview, Standard Solution for Symmetric Broadband Access, March 2001

[6]		www.dslreports.com

[7]		www.dslforum.org

[8]		www.elsevier.com

[9]		www.iec.org

[10]		www.sciencedirect.com

[11]		Cheng Liang, Marsic Ivan  “Accurate Bandwidth measurement in xDSL service networks” February 2002

[12]		Levey B. David, McLaughlin Stephen  “The statistical nature of impulse noise interarrival times in digital subscriber loop systems” October 2000

[13]		Cioffi J., Silverman P., Starr T.  “Digital Subscriber Lines”