# Pamela D. Mendonca

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω επίγειας ψηφιακής

τηλεόρασης σε περιβάλλον

επιπέδων διαλείψεων

# Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή     ε ρ γ α σ ί α

# Επιβλέπων : Φ. Κωνσταντίνου

# Καθηγητής ΕΜΠ

## Αθήνα, Φεβρουάριος 2004

...................................

Pamela D. Mendonca

Διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Pamela D. Mendonca, 2004

Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα .

Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

### Περίληψη

Μέχρι πρόσφατα, οι υπηρεσίες πολυμεσικών εφαρμογών ήταν διαδεδομένες κυρίως στα δίκτυα εκπομπής ευρείας κάλυψης (ραδιόφωνο και τηλεόραση) και όχι τόσο στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Ωστόσο, η ολοένα και αυξανόμενη απαίτηση από μεγάλες ομάδες κινητών χρηστών για αμφίδρομες πολυμεσικές υπηρεσίες, όπως είναι π.χ. η σύνδεση στο διαδίκτυο, οδήγησε στη σύγκλιση των δύο αυτών δικτύων ασύρματης πρόσβασης.

Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει και υλοποιεί ένα σύστημα παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών που βασίζεται στα δίκτυα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) και των κινητών τηλεπικοινωνιών (GPRS). Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η συμπεριφορά της αμφίδρομης ζεύξης που εγκαθίσταται μεταξύ ενός εξυπηρετητή (server) και ενός κινητού πελάτη (mobile client) κατά τη μετάδοση δεδομένων TCP/IP σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων. Προκειμένου να αξιολογήσουμε το σύστημα γνωρίζοντας τις ακριβείς συνθήκες που επικρατούν, καταφεύγουμε στην υλοποίησή του στο Εργαστήριο Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, όπου και επιχειρούμε – μέσω εκτενών μετρήσεων – να καθορίσουμε τις καλύτερες τιμές για τις παραμέτρους εκπομπής και λήψης.

Η μετάδοση δεδομένων TCP/IP πάνω από το ασύμμετρο δίκτυο              DVB-T/GPRS σε περιβάλλον διαλείψεων είναι ένας ενδιαφέρον και σχετικά νέος τομέας μελέτης και η βελτιστοποίηση του θα παρείχε μια νέα γενιά ελκυστικών και αποδοτικών υπηρεσιών. Συνεπώς, αυτή η διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να συνεισφέρει στην έρευνα που γίνεται σχετικά με τη σύγκλιση των κινητών τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής εκπομπής ευρείας κάλυψης για τη μετάδοση δεδομένων TCP/IP.

### Λέξεις κλειδιά

Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T), κινητές τηλεπικοινωνίες (GPRS), σύγκλιση, TCP/IP, MPEG-2, ενθυλάκωση, ασύμμετρο δίκτυο, αμφίδρομες υπηρεσίες, κανάλι εκπομπής, κανάλι επιστροφής, κινητός δέκτης, επίπεδες διαλείψεις, προσομοίωση, μοντέλο Gilbert-Elliott,  μετρήσεις.

### Abstract

Until recently, the number of multimedia services over digital mobile communication networks have been very limited whilst the same (TV, radio, data broadcasting) over digital broadcast networks are quite popular. However, a growing demand for interactive multimedia services for large mobile user groups has led to a converging service concept between these two wireless access networks.

The present diploma thesis proposes and materializes a system that provides interactive services based on the DVB-T and GPRS networks. In particular, we attempt to study and evaluate the behaviour of a link between the server and a mobile client whilst conveying TCP/IP data through a flat fading channel that intervenes between them. This is achieved by simulating the above mentioned system in the Digital Telecommunications Laboratory of the National Scientific Research Center of Greece (DIMOKRITOS) and performing a series of measurements in order to find out the best values for the broadcaster’s and receiver’s systems parameters.

The transfer of TCP/IP data through the DVB-T/ GPRS asymmetric network in a fading environment is an interesting and relatively new field of study, whose optimization would provide a new generation of efficient and attractive mobile services. Thus, it is the goal of this diploma thesis to contribute to the research regarding the convergence of the mobile telecommunications and digital video broadcasting technologies especially where TCP/IP data transfer is concerned.

### Keywords

DVB-T, GPRS, convergence, TCP/IP, MPEG-2, Multiprotocol encapsulation, asymmetric network, interactive services, broadcast channel, return channel, mobile receiver, flat fading, simulation, the Gilbert-Elliott model, measurements.

# Περιεχόμενα

| Εισαγωγή…………………………………….……………………. | 17 |
| --- | --- |
| 1. | Ψηφιακή Τηλεόραση...................................................... | 19 |
| 1.1. | Από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση…....…...…..…… | 19 |
| 1.1.1. | Γενικά……….…………………………..…………………….….……... | 19 |
| 1.1.2. | Πλεονεκτήματα ψηφιακής τηλεόρασης……….……………..………. | 20 |
| 1.2. | Πρότυπα ψηφιακής τηλεόρασης…………....…….……………..... | 21 |
| 1.2.1. | Σύντομη ανασκόπηση των προτύπων DVB………....…..………….. | 21 |
| 1.2.2. | Εφαρμογές των DVB………….………….………………..………….. | 22 |
| 2. | Το πρότυπο DVB-T…..………………………….….…… | 23 |
| 2.1. | Εισαγωγή...................................................…....…………..………. | 23 |
| 2.2. | Συνοπτική περιγραφή των σταδίων της διαμόρφωσης DVB-T. | 25 |
| 2.2.1. | Προσαρμογή MPEG-2 πακέτων και τυχαιοποίηση (randomization) | 25 |
| 2.2.2. | Εξωτερική κωδικοποίηση και συνελικτική διασπορά....................... | 25 |
| 2.2.3. | Εσωτερική κωδικοποίηση και διασπορά......................................... | 26 |
| 2.2.4. | Διαμόρφωση και μετάδοση.............................................................. | 27 |
| 2.2.5. | Ωφέλιμο bit rate............................................................................... | 28 |
| 2.3. | Η διαμόρφωση COFDM............................................................... | 29 |
| 2.3.1. | Γενικά……………………………………………………….……….…. | 29 |
| 2.3.2. | Γιατί χρησιμοποιούμε πολλαπλά φέροντα ;..................................... | 30 |
| 2.3.3. | Ορθογωνιότητα............................................................................... | 31 |
| 2.3.4. | Διάστημα φρούρησης (Guard Interval)............................................ | 31 |
| 2.3.5. | Κωδικοποίηση σφάλματος και channel-state information (CSI)...... | 32 |
| 3. | Μετάδοση δεδομένων πάνω από το κανάλι DVB-T... | 34 |
| 3.1. | Εισαγωγή..............................…..................................................... | 34 |
| 3.2. | Συμπίεση δεδομένων.................................................................... | 34 |
| 3.3. | Το πρότυπο MPEG-2..................................................................... | 35 |
| 3.3.1. | Αναφορά στα πρότυπα MPEG........................................................ | 35 |
| 3.3.2. | Συνοπτική επισκόπηση του MPEG-2.............................................. | 36 |
| 3.3.2.1. | PES (Packetized Elementary Streams).......................................... | 36 |
| 3.3.2.2. | Ο συρμός προγράμματος (programme stream)......…..................... | 37 |
| 3.3.2.3. | Ο συρμός μεταφοράς (transport stream)......................................... | 37 |
| 3.4. | Μετάδοση ΙΡ δεδομένων πάνω από το DVB-T........................... | 38 |
| 3.4.1. | Ενθυλάκωση.................................................................................... | 38 |
| 3.4.1.1. | Περιοδική εκπομπή δεδομένων (data carousel).........…................. | 38 |
| 3.4.1.2. | Ροή δεδομένων (data streaming).................................................... | 38 |
| 3.4.1.3. | Διοχέτευση δεδομένων (data piping)............................................... | 39 |
| 3.4.1.4. | Ενθυλάκωση πολλαπλών πρωτοκόλλων (Multiprotocol encapsulation) | 39 |
| 4. | Αμφίδρομες υπηρεσίες μέσω DVB-T…………...……... | 40 |
| 4.1. | Εισαγωγή.....................................……........................................... | 40 |
| 4.2. | Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T......................... | 40 |
| 4.2.1. | Τί είναι η ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων;.................................... | 40 |
| 4.2.2. | Υπηρεσίες δεδομένων πάνω από το DVB-T................................... | 40 |
| 4.2.3. | Αμφίδρομη ψηφιακή τηλεόραση……………………………………… | 41 |
| 4.3. | Το ασύμμετρο δίκτυο.................................................................... | 42 |
| 4.3.1. | Αρχιτεκτονική του service provider…………………………………... | 43 |
| 4.3.2. | Το σύστημα του τελικού χρήστη...................................................... | 44 |
| 4.4. | Το κανάλι επιστροφής.................................................................. | 45 |
| 4.4.1. | WLAN / IEEE 802.11....................................................................... | 46 |
| 4.4.2. | PSTN / ISDN..........................................…….................................. | 47 |
| 4.4.3. | GSM / GPRS................................……............................................ | 47 |
| 4.4.4. | Σύγκριση των τεχνολογιών του καναλιού επιστροφής..................... | 48 |
| 5. | Διαλείψεις....................................................................... | 50 |
| 5.1. | Τα είδη των διαλείψεων................................................................ | 50 |
| 5.2. | Προσομοίωση των διαλείψεων.................................................... | 53 |
| 5.2.1. | FSMC (Finite State Markov Channel)……………………………….. | 53 |
| 5.2.2. | Το μοντέλο Gilbert-Elliott................................................................. | 54 |

| 6. | DVB-T και GPRS : Η διάταξη του συστήματος............ | 57 |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Τοπολογία του δικτύου................................................................. | 57 |
| 6.2. | Οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν......................................... | 60 |
| 6.2.1. | Server…………………………………………………………………… | 60 |
| 6.2.2. | Client……………………………………………………………………. | 60 |
| 6.2.3. | Switch…………………………………………………………………… | 60 |
| 6.2.4. | Μονάδα καθυστέρησης................................................................... | 61 |
| 6.2.5. | Layer-3 Switch…………………………………………………………. | 61 |
| 6.2.6. | Διαμορφωτής................................................................................... | 62 |
| 6.2.7. | IP/DVB Gateway……………………………………………………….. | 62 |
| 6.2.8. | Παλμογράφος.................................................................................. | 63 |
| 6.2.9. | Spectrum Analyzer…………………………………………………….. | 63 |
| 7. | Αξιολόγηση του δικτύου................................................ | 66 |
| 7.1. | Εισαγωγή – Φιλοσοφία των μετρήσεων..................................... | 66 |
| 7.1.1. | Γενικά.…………………………………………………………………… | 66 |
| 7.1.2. | Αντικείμενο των μετρήσεων............................................................. | 66 |
| 7.2. | Μεθοδολογία................................................................................. | 67 |
| 7.2.1. | Ρυθμοαπόδοση (Throughput)......................................................... | 67 |
| 7.2.2. | Ρυθμός απωλειών των πακέτων – Η εντολή tcpdump..................... | 68 |
| 7.3. | Προκαταρκτικές μετρήσεις........................................................... | 72 |
| 7.4. | Τελικό configuration του συστήματος……………………………. | 75 |
| 7.5. | Τελικές μετρήσεις.......................................................................... | 78 |
| Επίλογος.…………………………………….……………...……. | 89 |
| Παράρτημα Α : IPERF……......…………….…………………... | 93 |
| Παράρτημα Β : Dummynet.....…………….…………….…….. | 97 |
| Παράρτημα Γ : Αναλυτικοί Πίνακες Μετρήσεων…….…….. | 100 |

| Παράρτημα Δ : Data sheet του διακόπτη ZSDR-230…...... | 113 |
| --- | --- |
| Βιβλιογραφία.......................................................................... | 117 |

# Πίνακας Σχημάτων

| 2.1. | Μπλοκ διάγραμμα ενός διαμορφωτή DVB-T……………………………... | 24 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Τυχαιοποίηση των εισερχόμενων δεδομένων……………………………. | 25 |
| 2.3. | Μορφή των δεδομένων μετά την διαδικασία της προσαρμογής, τυχαιοποίησης, εξωτερικής κωδικοποίησης και διασποράς……………. | 26 |
| 2.4. | Τυχαιοποίηση δεδομένων…………………………………………………. | 26 |
| 2.5. | Φάσμα του σήματος OFDM………………………………………………… | 27 |
| 2.6. | Η διασυμβολική παρεμβολή που προκαλείται από μια καθυστερημένη διαδρομή, για 2 περιπτώσεις καθυστέρησης.......................................... | 30 |
| 2.7. | Η προσθήκη ενός guard interval............................................................. | 31 |
| 3.1. | Πολύπλεξη δύο συρμών στο MPEG-2.................................................... | 36 |
| 3.2. | Μετάδοση δεδομένων ΙΡ πάνω από το DVB-T....................................... | 38 |
| 3.3. | Ενσωμάτωση της MAC address στο section header.............................. | 39 |
| 4.1. | Αρχιτεκτονική ενός ασύμμετρου δικτύου................................................. | 42 |
| 4.2. | DVB-T receiver υπό μορφή PCI κάρτας................................................. | 44 |
| 4.3. | Αμφίδρομο δίκτυο DVB-T με τρεις τύπους καναλιού επιστροφής, του ασύρματου δικτύου δεδομένων (WLAN – IEEE 802.11), του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM) και του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου (PSTN).................................................................................................... | 45 |
| 4.4. | Ρυθμοαπόδοση για διάφορες τεχνολογίες του καναλιού επιστροφής..... | 49 |
| 5.1. | Πολυδιαδρομική λήψη............................................................................. | 50 |
| 5.2 | Σχηματική αναπαράσταση των ειδών των διαλείψεων........................... | 51 |
| 5.3. | Αναπαράσταση του μοντέλου FSΜC...................................................... | 54 |
| 5.4. | Αναπαράσταση του μοντέλου Gilbert-Elliott........................................... | 54 |
| 5.5. | Tο μοντέλο Gilbert-Elliott όπως υλοποιείται συνήθως σε μια προσομοίωση......................................................................................... | 56 |
| 6.1. | Η ροή των δεδομένων στο σύστημά μας…….....................…………….. | 57 |
| 6.2. | Καθυστέρηση Round-trip (msec) σε ασύμμετρο δίκτυο DVB-T/GPRS... | 58 |
| 6.3. | Τοπολογία του ασύμμετρου δικτύου DVB-T/GPRS……………………. | 59 |
| 6.4. | Διακόπτης και σύστημα ελέγχου του……………………………………… | 60 |
| 6.5. | User interface για τον έλεγχο του διακόπτη………………………………. | 61 |
| 6.6. | Διαμορφωτής DVB-T………………………………………………………... | 62 |
| 6.7. | Πολυπλέκτης…………………………………………………………………. | 62 |

| 6.8. | Στιγμιότυπο από την οθόνη του ψηφιακού παλμοφράφου................... | 63 |
| --- | --- | --- |
| 6.9. | Φάσμα του προς μετάδοση σήματος OFDM........................................ | 64 |
| 6.10. | Άποψη του χώρου εργασίας................................................................. | 64 |
| 6.11. | Υλοποίηση του ασύμμετρου δικτύου DVB-T/GPRS στο εργαστήριο... | 65 |
| 7.1. | Round Trip Time (RTT) συναρτήσει του χρόνου.................................. | 70 |
| 7.2. | Time Sequence Graph (TSG)............................................................... | 71 |
| 7.3. | Παράθυρο συμφόρησης (Congestion Window).................................... | 71 |
| 7.4. | Ρυθμοαπόδοση (throughput) συναρτήσει του χρόνου.......................... | 72 |
| 7.5. | Μέση διάρκεια G/B State συναρτήσει της ταχύτητας του κινητού δέκτη για διαφορά τιμής περιβάλλουσας από αυτό του κατωφλίου κατά 5 dB.............................................................................................. | 77 |
| 7.6. | Μέση διάρκεια G/B State συναρτήσει της ταχύτητας του κινητού δέκτη για διαφορά τιμής περιβάλλουσας από αυτό του κατωφλίου κατά 15 dB............................................................................................ | 78 |
| 7.7. | Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 8k............................................ | 79 |
| 7.8. | Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 16k.......................................... | 79 |
| 7.9. | Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 32k.......................................... | 80 |
| 7.10. | Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 64k.......................................... | 80 |
| 7.11. | Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 128k........................................ | 81 |
| 7.12. | Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 256k........................................ | 81 |
| 7.13. | Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 512k........................................ | 82 |
| 7.14. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 10msec................................... | 83 |
| 7.15. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 30msec................................... | 83 |
| 7.16. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 50msec................................... | 84 |
| 7.17. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 70msec................................... | 84 |
| 7.18. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 100msec................................. | 85 |
| 7.19. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 300msec................................. | 85 |
| 7.20. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 500msec................................. | 86 |
| 7.21. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 700msec................................. | 86 |
| 7.22. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 1000msec............................... | 87 |
| 7.23. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 3000msec............................... | 87 |
| 7.24. | Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 5000msec............................... | 88 |

# Πίνακας Πινάκων

| 2.1 | Ωφέλιμο bitrate συναρτήσει του σχήματος διαμόρφωσης..................... | 29 |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Ρυθμοί bits μη συμπιεσμένων και συμπιεσμένων πηγών..................... | 34 |
| 4.1. | Round trip time για διάφορες τεχνολογίες του καναλιού επιστροφής... | 48 |
| 5.1. | Στοιχεία που περιγράφουν το FSMC.................................................... | 53 |
| 7.1. | Η ρυθμοαπόδοση του συστήματος για code rate = 5/6........................ | 73 |
| 7.2. | Η ρυθμοαπόδοση του συστήματος για guard interval = 1/8................. | 73 |
| 7.3. | Η ρυθμοαπόδοση του συστήματος για διάφορες τιμές καθυστέρησης στο dummynet και TCP Window Size = 16K...................................... | 74 |
| 7.4. | Η ρυθμοαπόδοση του συστήματος για διάφορες τιμές TCP Window Size και MTU........................................................................................ | 74 |

Ακρωνύμια

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω ακρωνύμια :

| AFD |  |
| --- | --- |
| ATSC | Advance Television Systems Committee |
| BC | Broadcast Channel |
| BER | Bit Error Ratio |
| BS | Base Station |
| BSC | Binary Symmetric Channel |
| CBR |  |
| COFDM | Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex |
| CSI | Channel State Information |
| DAB | Digital Audio Broadcasting |
| DSM-CC | Digital Storage Media – Command and Control |
| DVB | Digital Video Broadcasting |
| DVB-C | Digital Video Broadcasting – Cable |
| DVB-MC | Digital Video Broadcasting – Microwave multipoint Cable |
| DVB-MHP | Digital Video Broadcasting – Multimedia Home Platform |
| DVB-MS | Digital Video Broadcasting – Microwave multipoint Satellite |
| DVB-S | Digital Video Broadcasting – Satellite |
| DVB-T | Digital Video Broadcasting – Terrestrail |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute |
| FDM | Frequency Division Multiplexing |
| FSMC | Finite State Markov Channel |
| FTP | File Transfer Protocol |
| GPRS | General Packet Radio Switching |
| GSM | Global System for Mobile telecommunication |
| HDTV | High Definition TeleVision |
| HMM | Hidden Markov Model |
| HTML |  |
| IC | Interactive Channel |
| ICI | Inter- Channel Interference |
| IEEE |  |
| IFFT | Inverse Fast Fourier Transform |
| IP | Internet Protocol |
| ISDB-T |  |
| ISDN | Integrated Services Digital Network |
| ISI | Inter- Symbol Interference |
| JPEG | Joint Pictures Experts Group |
| LCR |  |
| MAC | Media Access Control |
| MPEG | Moving Pictures Experts Group |
| MSS | Maximum Segment Size |
| MTU | Maximum Transfer Unit |
| NMDS |  |
| NTSC | National Television System Committee |
| PAL | Phase Alternating Line |
| PCI |  |
| PDA |  |
| PES | Packetized Elementary Stream |
| PSTN | Public Switched Telephone Network |
| QAM | Quadrature Amplitude Modulation |
| QPSK | Quartenary Phase Shift Keying |
| RAM | Random Access Memory |
| RC | Return Channel |
| RF | Radio Frequency |
| RMS |  |
| RS | Reed-Solomon |
| RTT | Round Trip Time |
| SACK | Selective Acknowledgement |
| SECAM | Système Sequentiel Couleur A Mémoire |
| SFN | Single Frequency Network |
| SNR | Sound to Noise Ratio |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TTL |  |
| UHF | Ultra-High Frequency band ( 0.3 MHz – 3 GHz) |
| WLAN | Wireless Local Area Network |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                       17

Εισαγωγή

Η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής τηλεόρασης

ι   τηλεπικοινωνίες   και  η   ψηφιακή   τηλεόραση  είναι   δύο  διακριτοί

τεχνολογικοί   τομείς    οι    οποίοι   μέχρι   πρόσφατα   ακολουθούσαν

παράλληλη πορεία, κατέχοντας διαφορετική θέση ως προς την παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη. Τα σύγχρονα συστήματα ψηφιακών τηλεπικοινωνιών, κινητών και σταθερών, προσφέρουν "ένα-προς-ένα" σύνδεση, όπως είναι η προσωπική οπτικοακουστική επικοινωνία, η ανταλλαγή δεδομένων peer-to-peer και η πρόσβαση στο Internet ενώ η ψηφιακή εκπομπή ευρείας κάλυψης (digital broadcasting) ασχολείται με μεταδόσεις από σημείο προς πολλαπλά σημεία (point-to-multipoint) και στοχεύει στην διανομή ευρυζωνικών δεδομένων σε έναν μεγάλο αριθμό χρηστών.

Αν και πρόκειται για δύο διαφορετικούς τύπους δικτύων, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών και ψηφιακής εκπομπής ευρείας κάλυψης μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν, προσφέροντας καινοτομικά δίκτυα που συνδυάζουν την αμφιδρομότητα (interactivity) με την παροχή ευρυζωνικών πολυμεσικών υπηρεσιών. Πάνω σε αυτήν την φιλοσοφία βασίζεται ακριβώς η ιδέα της αμφίδρομης εκπομπής (interactive broadcasting). Η αξία μάλιστα της σύγκλισης αυτής φαίνεται από το ενδιαφέρον που προσελκύουν παγκοσμίως οι ερευνητικές προσπάθειες που είναι εστιασμένες σε αυτήν την ιδέα (projects MOTIVATE, VALIDATE, CISMUNDUS κ.ά.).

## Μια καινοτομική λύση : το προτεινόμενο σύστημα

Η βασική ιδέα για την παροχή ολοκληρωμένων αμφίδρομων υπηρεσιών                             – συμπεριλαμβανομένων και των πολυμεσικών εφαρμογών – ταυτόχρονα σε πολλούς χρήστες είναι η συνεργασία μεταξύ δύο συμπληρωματικών δικτύων πρόσβασης. Μπορούμε, λοιπόν, να συνδυάσουμε την τεχνολογία της μονόδρομης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) με ήδη υπάρχοντα κυψελωτά συστήματα, όπως είναι το ασύρματο δίκτυο δεδομένων (WLAN / IEEE 802.11) και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM / GPRS. Επίσης, είναι δυνατόν να συνδυάσουμε την  επίγεια ψηφιακή τηλεόραση  με το  δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) ή το ψηφιακό

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                       18

δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN). Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα DVB-T για το ευρυζωνικό downlink και κάποιο άλλο δίκτυο για το uplink. Εκμεταλλευόμαστε έτσι το βασικό χαρακτηριστικό των δικτύων που προσφέρουν υπηρεσίες πολυμέσων : ο όγκος των δεδομένων που προορίζεται για τον τελικό χρήστη είναι πολύ μεγαλύτερος από την κίνηση που παράγει ο χρήστης (κυρίως αιτήσεις και επιβεβαιώσεις) και που στέλνεται πίσω στο δίκτυο μέσω του uplink.

Αν όμως θεωρήσουμε ότι ανάμεσα στις απαιτήσεις του συστήματός μας είναι η ικανοποίηση κινητών χρηστών με ένα μέσο που είναι ευρέως διαδεδομένο (π.χ. το κινητό τηλέφωνο), η τεχνολογία του GSM και του μεταγενέστερού του, GPRS, φαντάζει ως η καλύτερη λύση για την υλοποίηση του uplink (κανάλι επιστροφής). Το δίκτυο που εξετάζεται στην παρούσα εργασία υλοποιεί ακριβώς αυτήν την διάταξη, συνδυάζει δηλαδή την τεχνολογία της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς GPRS για να προσφέρει στον χρήστη υπηρεσίες αμφίδρομης τηλεόρασης και υψηλής ταχύτητας υπηρεσίες δεδομένων.

Με σκοπό τη μελέτη του παραπάνω συστήματος, έγιναν εκτενείς μετρήσεις σχετικά με την αξιοπιστία του, τις παραμέτρους που δυσχεραίνουν τη ποιότητα της μετάδοσης και την συμπεριφορά του συστήματος σε περιβάλλον διαλείψεων. Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι ενδιαφέροντα και παρέχουν μια καλή εικόνα για τις δυνατότητες του συγκεκριμένου συστήματος και για το τί ακριβώς θα πρέπει να περιμένει ένας χρήστης από αυτό.

### Ευχαριστίες

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή του ΕΜΠ, κ.Φ.Κωνσταντίνου για την συνεργασία και κατανόησή του, καθώς και τον μεταπτυχιακό φοιτητή του Εργαστηρίου Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Γ.Γαρδίκη, που μου προσέφερε την υποστήριξη του και με βοήθησε να λύσω πολλές απορίες. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον ερευνητή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, κ.Α.Κούρτη, για την υλική υποδομή και την κάθε μορφής υποστήριξη που μου παρείχε κατά την εκπόνηση της εργασίας. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω τον  Γ.Ξυλούρη για τις ιδέες και συμβουλές του που αποδείχθηκαν ανεκτίμητες σε πολλά πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν, και τον Α.Κοράκη για τη συμβολή του με το απαραίτητο λογισμικό στον έλεγχο του διακόπτη. Η διπλωματική αυτή αφιερώνεται στους γονείς μου και στην αδελφή μου, οι οποίοι με στήριξαν καθόλη τη διάρκεια των σπουδών μου.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2004

Πάμελα Μεντόνκα

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      19

Ψηφιακή τηλεόραση

1.1. Από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση

1.1.1. Γενικά

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα τηλεοπτικά σήματα ήταν αποκλειστικά και μόνο αναλογικά. Η μετάδοσή τους γίνονταν μέσω αναλογικών εκπομπών ευρείας ζώνης, δηλαδή με μεταδόσεις συνεχούς κύματος, και προϋπέθετε ότι η μορφή των σημάτων παρέμενε αναλλοίωτη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Αυτό βέβαια ήταν πρακτικά αδύνατο λόγω του θορύβου και των παρεμβολών με αποτέλεσμα η ποιότητα της εικόνας να μην είναι πάντα η επιθυμητή. To βασικότερο όμως μειονέκτημα της αναλογικής μεθόδου εκπομπής είναι ότι απαιτούσε μεγάλο εύρος ζώνης συχνοτήτων και, δεδομένου ότι υπήρχε προκαθορισμένο εύρος συχνοτήτων για το κάθε κανάλι των συμβατικών συστημάτων έγχρωμης τηλεόρασης (PAL, SECAM και NTSC) που δεν έπρεπε να ξεπερνά τους 7 έως 8 MHz, η ευκρίνεια της εικόνας περιορίζονταν σημαντικά.

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για βελτίωση της ποιότητας της αναλογικής τηλεόρασης, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος καθώς το πρόβλημα βρίσκεται στα συστήματα αυτά καθεαυτά και στο απαιτούμενο μεγάλο εύρος συχνοτήτων που χρειάζεται για τη βελτίωση της ευκρίνειας. Η ανάγκη λοιπόν για ένα βελτιωμένο προτύπο που να προσφέρει ποιότητα και οικονομία αναμένεται να οδηγήσει στην σταδιακή αντικατάσταση της αναλογικής τηλεόρασης από την αποδοτικότερη ψηφιακή.

Σε ένα σύστημα ψηφιακής εκπομπής, το πρώτο βήμα συνίσταται στην μετατροπή της προς αποστολής πληροφορίας σε δυαδική μορφή (ψηφιοποίηση) και στην εγγραφή της λαμβανόμενης δυαδικής ακολουθίας σε παλμοσειρές κατάλληλες προς μετάδοση μέσω κάποιου διαύλου. Κατά τη μετάδοση, οι παλμοσειρές υφίστανται παραμορφώσεις, πολλές από τις οποίες είναι τυχαίες (στοχαστικές) διαδικασίες, δηλαδή θόρυβος. Ωστόσο, επειδή στόχος του δέκτη είναι η χωρίς λάθος αναπαραγωγή της δυαδικής ακολουθίας και όχι η πιστή αναπαραγωγή των κυματομορφών που εστάλησαν, έχουμε στην οθόνη μας μια άριστης ποιότητας εικόνα που συνοδεύεται από κρυστάλλινο ήχο.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                     20

1.1.2.  Πλεονεκτήματα ψηφιακής τηλεόρασης

Τα βασικότερα πλεονεκτήματά της ψηφιακής τηλεόρασης έναντι της αναλογικής είναι :

α. O μειωμένος λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) που απαιτείται, σε σύγκριση με την αναλογική τηλεόραση. Αυτό επιτρέπει τη μείωση της εκπεμπόμενης ισχύος περίπου κατά 30 dB (1000 φορές), ώστε να έχουμε την ίδια ποιότητα εικόνας και οδηγεί στην οικονομία του φάσματος συχνοτήτων, αφού η ίδια συχνότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά σε μικρότερη απόσταση.

β. Οικονομική χρήση των τηλεπικοινωνιακών αξόνων. Ενώ στο παρελθόν χωρούσε ένα μόνο κανάλι συμβατικής τηλεόρασης σ’ένα δορυφορικό κανάλι των 27 MHz, τώρα χωρούν 8 ως 10 κανάλια με την ίδια ποιότητα.

γ. Ευέλικτη αρχιτεκτονική των ψηφιακών συστημάτων, που επιτρέπει την ύπαρξη πολλών προγραμμάτων και υπηρεσιών επιλεγόμενης ποιότητας και ευκρίνειας.

δ.  Διαλογικότητα, που επιτρέπει τη διακοπή ενός προγράμματος με αναζήτηση άλλων από μία βάση δεδομένων εικόνας.

ε. Μεταβλητή ταχύτητα εκπομπής (bit rate), ανάλογα με τις απαιτήσεις ποιότητας του προγράμματος.

στ. Εύκολη αλλαγή μεταξύ διαφόρων συστημάτων τηλεοράσεως με τη βοήθεια λογισμικού.

ζ.  Ενσωμάτωση των διαφόρων εφαρμογών βίντεο, όπως είναι η τηλεόραση, το εικονοτηλέφωνο κ.ά. σε κοινή πλατφόρμα των πολυμέσων.

η. Ικανότητα συντάξεως και επεξεργασίας, όπως είναι η κοπή της εικόνας, η παραπομπή, η αυξομείωση του μεγέθους και η αφαίρεση θορύβου.

Η ψηφιακή τεχνολογία λοιπόν εξαλείφει πολλά τεχνικά εμπόδια που μέχρι τώρα περιόριζαν την ανάπτυξη της τηλεοπτικής βιομηχανίας. Η ψηφιακή μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των καναλιών που μπορούν να μεταδοθούν στην ίδια φασματική περιοχή, βελτιώνει την ποιότητα της μετάδοσης προσφέροντας ήχο και εικόνα υψηλών προδιαγραφών ενώ συνδυάζει εικόνα, ήχο και δεδομένα σε ένα και μοναδικό μέσο κάνοντας πλέον εφικτή την παροχή αμφίδρομων υπηρεσιών στο ευρύ κοινό με σχετικά χαμηλό κόστος.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                    21

1.2. Πρότυπα ψηφιακής τηλεόρασης

1.2.1. Σύντομη ανασκόπηση των προτύπων DVB

Η οικογένεια προτύπων DVB (Digital Video Broadcasting) αναπτύχθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης εκμεταλλευόμενη ένα ευρύ φάσμα μέσων διανομής, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, των καλωδιακών και των επίγειων. Όλα τα πρότυπα DVB έχουν υιοθετήσει το παγκόσμιο πρότυπο MPEG-2 (ISO/IEC 13818) για την συμπίεση ήχου, κινούμενης εικόνας και πολυπλεξία. Χάρη στην χρήση των πακέτων MPEG-2 ως «μεταφορέων δεδομένων» (data containers), ένα σύστημα DVB μπορεί να μεταφέρει σχεδόν  οτιδήποτε  μπορεί

να ψηφιοποιηθεί, από τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV), πολλαπλά κανάλια συμβατικών συστημάτων έγχρωμης τηλεόρασης (PAL, SECAM ή NTSC), μέχρι και υψηλής ταχύτητας υπηρεσίες πολυμέσων και δεδομένων.

Τα πρότυπα DVB είναι ανοικτά και διαλειτουργικά : σχεδιασμένα με το μέγιστο βαθμό ομοιότητας και βασισμένα στο κοινό σύστημα κωδικοποίησης  MPEG-2, μπορούν να μεταφερθούν από το ένα μέσο στο άλλο, ενέργεια η οποία είναι συχνά απαραίτητη στο σημερινό πολύπλοκο περιβάλλον μετάδοσης σήματος. Ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται για την μετάδοση, τα πρότυπα DVB χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες  :

- Το δορυφορικό σύστημα DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite). Είναι το παλιότερο και το πιο διαδεδομένο από την οικογένεια προτύπων DVB αφού η χρήση του ξεκίνησε από το 1995. Σχεδιάστηκε για να εκμεταλλεύεται πλήρως το εύρος ζώνης των δορυφορικών τηλεοπτικών αναμεταδοτών και οι υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν εκτείνονται σε 6 ηπείρους. Χρησιμοποιεί ρυθμό μεταφοράς των 54 Mbps με διαμόρφωση QPSK σε συνδυασμό με ένα ισχυρό σχήμα διπλής κωδικοποίησης και διασποράς (coding / interleaving). Το DVB-S χαίρει αδιαμφισβήτητα παγκόσμιας αποδοχής όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής δορυφορικής τηλεόρασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο αυτό έχει διεισδύσει στην ελληνική αγορά και έχει τύχει εμπορικής εφαρμογής στη χώρα μας.

- Το καλωδιακό σύστημα DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) το οποίο βασίζεται στο DVB-S. Η διαφορά του έγκειται στο ότι χρησιμοποιεί το – αποδοτικότερο αλλά πιο ευαίσθητο σε παρεμβολές – σχήμα διαμόρφωσης 64QAM (64 Quadrature Amplitude Modulation) αντί για την QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Είναι βέβαια δυνατόν να χρησιμοποιηθεί διαμόρφωση QAM λιγότερων   ή    περισσότερων   επιπέδων   οπότε   θα   υπάρξει   μια   αντίστοιχη

αντιστάθμιση μεταξύ ταχύτητας και αξιοπιστίας.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                    22

- Το επίγειο σύστημα DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) βασίζεται στην ψηφιακή μετάδοση υψηλών ταχυτήτων πάνω από επίγειο κανάλι, χρησιμοποιώντας διαμόρφωση πολλαπλών φέροντων στο σχήμα της πολυπλεξίας με ορθογωνική διαίρεση συχνότητας (OFDM -Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Το σχήμα OFDM του DVB-T χρησιμοποιεί έναν μεγάλο αριθμό φερόντων  (6817), κάθε ένα από τα οποία διαμορφώνεται κατά QPSK, 16QAM ή 64QAM. Έτσι  η  πληροφορία απλώνεται ομοιόμορφα στο φάσμα και, σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση  και  τη  διασπορά   δύο   στρωμάτων,  το  σήμα   αποκτά  μεγάλη ευρωστία ακόμη και σε περιβάλλοντα με ισχυρές διαλείψεις και φαινόμενα πολυδιαδρομικής μετάδοσης.

Το DVB-T είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ευρωπαΐκή Ένωση, τη Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη, την Ινδία, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία. Η Αμερική και η   Ιαπωνία  έχουν αναπτύξει τα δικά τους πρότυπα για το DVB-T (ATSC Standards και ISDB-T αντίστοιχα) ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των παραπάνω προτύπων.

1.2.2. Εφαρμογές των DVB

Με βάση τα συστήματα που περιγράψαμε παραπάνω (DVB-S, DVB-C,   DVB-T) έχουν υλοποιηθεί μια πληθώρα εφαρμογών, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :

- Το σύστημα διανομής DVB σε πολλαπλά σημεία με χρήση μικροκυματικών συχνοτήτων για την απευθείας διανομή στους τηλεθεατές. Ανάλογα με το αν βασίζεται στο καλωδιακό ή στο δορυφορικό σύστημα μετάδοσης, μπορούμε να διακρίνουμε το DVB-MC ή το DVB-MS. Το DVB-MC χρησιμοποιεί συχνότητες κάτω των 10 GHz και, εφόσον βασίζεται στο καλώδιο ως μέσο μετάδοσης, θα υποστηρίζει έναν κοινό δέκτη που θα χρησιμοποιείται τόσο από το καλωδιακό σύστημα όσο και από αυτού του είδους τις μικροκυματικές μεταδόσεις. Όσον αφορά τα σήματα DVB-MS, οι χρησιμοποιούμενες συχνότητες είναι άνω των    10 GHz  και είναι απαραίτητο ο δορυφορικός δέκτης να είναι εξοπλισμένος με έναν μικρό μετατροπέα συχνότητας NMDS.

- Το σύστημα  DVB-MHP (Digital Video Broadcasting – Multimedia Home Platform) καλύπτει όλες τις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση  αμφίδρομων   ψηφιακών   πολυμέσων   στο  σπίτι   και  περιλαμβάνει

προσωπικούς υπολογιστές, ενσωματωμένους δέκτες τηλεόρασης και δίκτυα υπολογιστών.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                       23

Το πρότυπο DVB-T

2.1. Εισαγωγή

Το πρότυπο DVB-T (ETSI EN 300 744 : Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television) ορίζει τις προδιαγραφές για την επίγεια μετάδοση ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος.  Αναπτύχθηκε, όπως  και  τα  υπόλοιπα  standards που αφορούν το DVB, από το DVB Forum και εγκρίθηκε από το ETSI (European Telecommunications Standards Institute)   το   Φεβρουάριο  του  1997.   Το   πρώτο   ευρωπαϊκό   επίγειο    ψηφιακό

πρόγραμμα ξεκίνησε στην Αγγλία έναν χρόνο αργότερα και σήμερα πια συστήματα DVB-T χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο.

Καθώς το DVB-T ορίζει από μόνο του ένα σύστημα εκπομπής ευρείας κάλυψης (broadcasting) χωρίς αμφιδρομότητα και δεδομένου ότι η μορφή του σήματος βασικής ζώνης και ο αλγόριθμός συμπίεσης περιγράφονται στην προδιαγραφή MPEG-2, το πρότυπο DVB-T περιορίζεται στην περιγραφή των λειτουργιών του διαμορφωτή OFDM. Αυτός δέχεται από τον πολυπλέκτη το MPEG-2 Transport Stream με πολυπλεγμένες τις υπηρεσίες ήχου, εικόνας και δεδομένων υπό μορφή σήματος βασικής ζώνης και παράγει το προς μετάδοση RF σήμα. Το τελευταίο έχει εύρος 8 MHz και είναι κεντραρισμένο σε ένα από τα κανάλια 21 – 69 της μπάντας UHF, όπως ακριβώς γίνεται και με ένα αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι.

Το μπλοκ διάγραμμα που φαίνεται στην επόμενη σελίδα δείχνει τις βασικές λειτουργίες που εφαρμόζονται σε ένα MPEG-2 Transport Stream ώστε αυτό να μετατραπεί από σήμα βασικής ζώνης στο προς μετάδοση RF σήμα. Οι μονάδες που σημειώνονται με διακεκομμένες γραμμές αφορούν την επιλογή της ιεραρχικής διαμόρφωσης (hierarchical modulation) όπου το σήμα βασικής ζώνης προϋπάρχει διαιρεμένο σε δύο ρεύματα μεταφοράς (transport streams) : ένα υψηλής προτεραιότητας (high priority) και ένα χαμηλής προτεραιότητας (low priority). Τα δύο σήματα διαμορφώνονται ταυτόχρονα σε ένα ιεραρχικό QAM σχήμα. Επομένως ένας δέκτης με κακές συνθήκες λήψης λαμβάνει μόνο το ρεύμα μεταφοράς υψηλής προτεραιότητας, ενώ ένας με καλύτερες συνθήκες λαμβάνει και τα δύο.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      24

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τα στάδια από τα αποία περνά ένα σήμα βασικής ζώνης για να μετατραπεί σε RF σήμα.

- Προσαρμογή MPEG-2 πακέτων και τυχαιοποίηση για να κατανεμηθεί η ενέργεια.

- Εξωτερική κωδικοποίηση (προστασία πακέτων έναντι λαθών με τον κώδικα Reed-Solomon).

- Εξωτερική συνελικτική διασπορά (convolutional interleaving).

- Εσωτερική κωδικοποίηση με διάτρητο συνελικτικό κώδικα (punctured

convolutional code).

- Εσωτερική διασπορά (inner interleaving) στον χρόνο και στη συχνότητα.

- Αντιστοίχιση και διαμόρφωση των φερόντων.

- Πολυπλεξία κατά OFDM με αντίστροφο ταχύ μετασχηματισμό Fourier (IFFT) και διαμόρφωση του φέροντος IF.

- Άνω μετατροπή (up conversion) στην τελική RF συχνότητα.

Η τελευταία λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλους τους διαμορφωτές, οπότε απαιτείται ένα εξωτερικό module για την άνω μετατροπή της συχνότητας.

Σχήμα 2.1.  Μπλοκ διάγραμμα ενός διαμορφωτή DVB-T

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                       25

2.2. Συνοπτική περιγραφή των σταδίων της διαμόρφωσης DVB-T

2.2.1. Προσαρμογή MPEG-2 πακέτων και τυχαιοποίηση (randomization)

Το σήμα βασικής ζώνης που εισέρχεται στον διαμορφωτή είναι σταθερού ρυθμού (Constant Bit Rate - CBR) και οργανωμένο σε πακέτα σταθερού μήκους των 188 bytes, σύμφωνα με το πρότυπο MPEG-2 Systems. Κάθε πακέτο ξεκινά με το byte συγχρονισμού, που είναι πάντα ίσο με 0x47 και για να περιοριστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν μεγάλα διαστήματα χωρίς δυαδική μεταβολή (μακριές ακολουθίες "0" ή "1" - κάτι που συμβαίνει π.χ. σε πακέτα κενά περιεχομένου που χρησιμοποιούνται μόνο για stuffing), ακολουθείται η διαδικασία τυχαιοποίησης που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

Σχήμα 2.2. Τυχαιοποίηση των εισερχόμενων δεδομένων

Το πολυώνυμο για την γεννήτρια ψευδοτυχαίας ακολουθίας είναι :

1 + X14 + X15

## 2.2.2.   Εξωτερική κωδικοποίηση και συνελικτική διασπορά

Μετά το στάδιο της τυχαιοποίησης ακολουθεί η εξωτερική κωδικοποίηση (outer coding). Ένας συντομευμένος κώδικας Reed-Solomon RS (204,188, t=8) που προκύπτει από τον αρχικό συστηματικό κώδικα RS (255,239,t=8) εφαρμόζεται σε κάθε τυχαιοποιημένο πακέτο των 188 bytes. Ο κώδικας Reed-Solomon αυξάνει το μήκος του πακέτου κατά 16 bytes, και επιτρέπει να διορθωθούν μέχρι και 8 λανθασμένα bytes σε τυχαίες θέσεις στη λαμβανόμενη λέξη των 204 bytes.

Μετά την κωδικοποίηση, τα προστατευμένα πακέτα υποβάλλονται σε μία διαδικασία συνελικτικής διασποράς (convolutional interleaving) με βάθος I=12 που βασίζεται στη μέθοδο Forney.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      26

Τα βήματα στη διαδικασία της προσαρμογής, τυχαιοποίησης, εξωτερικής κωδικοποίησης και διασποράς που περιγράφτηκαν συνοπτικά στις παραγράφους 2.2.1. και 2.2.2. φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 2.3. Μορφή των δεδομένων μετά την διαδικασία της προσαρμογής, τυχαιοποίησης, εξωτερικής κωδικοποίησης και διασποράς

## 2.2.3. Εσωτερική κωδικοποίηση και διασπορά

Το σύστημα επιτρέπει μια ευρεία επιλογή διάτρητων συνελικτικών κωδίκων (punctured convolutional codes), βασισμένους σε έναν μητρικό συνελικτικό κώδικα με ρυθμό 1/2 και 64 καταστάσεις. Τα πολυώνυμα γεννήτριες του μητρικού κώδικα είναι G1 = 171OCT για την έξοδο X και G2 = 133OCT για την έξοδο Υ. Πέρα από τον μητρικό κώδικα, το σύστημα επιτρέπει διάτρητους κώδικες 2/3, 3/4, 5/6 και 7/8, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα πρότυπα διάτρησης (puncturing patterns) στον μητρικό κώδικα.

Σχήμα 2.4. Τυχαιοποίηση  δεδομένων

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                       27

Η έξοδος του εσωτερικού κωδικοποιητή υφίσταται διασπορά (interleaving) τόσο σε επίπεδο bits όσο και σε επίπεδο συμβόλων. Η ακριβής αντιστοιχία των bits εισόδου στα τελικά διαμορφωμένα σύμβολα εξαρτάται από τον τύπο της διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται. Η διαδικασία της εσωτερικής κωδικοποίησης και διασποράς είναι αρκετά πολύπλοκη και η περιγραφή της ξεφεύγει από τον σκοπό αυτής της εργασίας.

2.2.4. Διαμόρφωση και μετάδοση

Η διαδικασία της εσωτερικής διασποράς παράγει μια ακολουθία από bits ήδη οργανωμένη σε σύμβολα QAM. Τα δυνατά σχήματα διαμόρφωσης είναι το QPSK   (2 bits/symbol), το 16QAM (4 bits/symbol) και το 64QAM (6 bits/symbol) ενώ τα constellation maps για κάθε τύπο διαμόρφωσης περιγράφονται αναλυτικά στο πρότυπο DVB-T.

Το μεταδιδόμενο σήμα οργανώνεται σε πλαίσια τα οποία έχουν διάρκεια TF και αποτελούνται από 68 σύμβολα OFDM. Τα σύμβολα ομαδοποιούνται και μεταδίδονται ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας πολυπλεξία OFDM. Κάθε σύμβολο OFDM αποτελείται από ένα σύνολο 6817 ("8k mode") ή 1705 ("2k mode") φερόντων και μεταδίδεται με διάρκεια TS=896μsec ή TS=224μsec αντίστοιχα. Η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών φερόντων είναι Δf=1116Hz και Δf=4464Hz για τις δύο καταστάσεις λειτουργίας αντίστοιχα. Το συνολικό εύρος ζώνης του σήματος DVB-T ανέρχεται στα 7.61MHz και η διάταξη των φερόντων αποκτά την ακόλουθη μορφή :

Σχήμα 2.5. Φάσμα του σήματος OFDM

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        28

Το κάθε σύμβολο OFDM αποτελείται από δύο μέρη : ένα ωφέλιμο τμήμα με διάρκεια TU και ένα διάστημα φρούρησης (guard interval), με διάρκεια D. Το διάστημα φρούρησης αποτελείται από μια κυκλική επανάληψη του ωφέλιμου τμήματος. 68 διαδοχικά σύμβολα OFDM αποτελούν ένα πλαίσιο OFDM (OFDM frame), ενώ τέσσερα διαδοχικά πλαίσια αποτελούν ένα υπερ-πλαίσιο (OFDM super-frame).

Μέσα σε κάθε σύμβολο OFDM, οι πληροφορίες που μεταφέρονται από τα 6817 φέροντα μπορεί να είναι είτε δεδομένα είτε πληροφορίες συγχρονισμού και γενικώς δεδομένα χρήσιμα για την καλή λειτουργία του δέκτη. Τα φέροντα που δεν φέρουν πληροφορία διακρίνονται σε:

- Διεσπαρμένα φέροντα-πιλότοι (pilot carriers). Εκπέμπουν εκ περιτροπής ένα δεδομένο σήμα, το οποίο γνωρίζει ο δέκτης. Μετρώντας την ισχύ των φερόντων αυτών, ο δέκτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να σχηματίσει μια εκτίμηση της απόκρισης συχνότητας (frequency response) του καναλιού.

- Σταθερά φέροντα-πιλότοι. Κατέχουν σταθερή θέση μέσα στο σύμβολο.

- Φέροντα σηματοδοσίας παραμέτρων μετάδοσης (Transmission Parameter Signalling carriers). Κατέχουν επίσης σταθερή θέση μέσα στα σύμβολο, και πληροφορούν το δέκτη για τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στη μετάδοση (ρυθμός κωδικοποίησης, διάρκεια διαστήματος φρούρησης, τύπος διαμόρφωσης), ούτως ώστε ο δέκτης να μπορεί να προσαρμόζεται αυτόματα.

Δεδομένου ότι η διαμόρφωση OFDM είναι ιδιαιτέρως σημαντική στο σύστημά μας, θα εξεταστεί αναλυτικότερα στη συνέχεια.

2.2.5.  Ωφέλιμο bit rate

Η τιμή που τελικά ενδιαφέρει τον χρήστη μιας πλατφόρμας DVB-T είναι ο ρυθμός με τον οποίον μεταδίδεται το MPEG-2 Transport Stream, δηλαδή το ωφέλιμο bit rate που μπορεί να μεταφερθεί από το σήμα DVB-T. Ο ρυθμός αυτός εξαρτάται από τη διάρκεια του διαστήματος φρούρησης, τον ρυθμό κωδικοποίησης και τον τύπο της διαμόρφωσης, όπως φαίνεται και στον πίνακα που απεικονίζεται στην επόμενη σελίδα (τιμές σε Mbps). Ο συνδυασμός των παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν  βρίσκεται  στην  επιλογή  του  χρήστη.  Γενικά πάντως ισχύει ότι όσο αυξάνει το bit rate, τόσο πιο ευάλωτο γίνεται το σήμα σε φαινόμενα διαλείψεων και πολυδιαδρομικής μετάδοσης (multipath).

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        29

Πίνακας 2.1. Ωφέλιμο bitrate συναρτήσει του σχήματος διαμόρφωσης

2.3.  Η διαμόρφωση  COFDM

    - Γενικά

Το σχήμα διαμόρφωσης COFDM (κωδικοποιημένη ορθoγώνια πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας) χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στα ψηφιακά συστήματα ευρυζώνιας μετάδοσης που αφορούν τον ήχο (Digital Audio Broadcasting / DAB) και την επίγεια τηλεόραση (Digital Video Broadcasting / DVB-T). Eίναι μια μορφή διαμόρφωσης που ταιριάζει με αυτές τις εφαρμογές γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει καλά τις παρεμβολές στενής ζώνης που προκαλούνται από τα φέροντα των ήδη υπαρχουσών αναλογικών υπηρεσιών καθώς και την μεγάλη διασπορά των καθυστερήσεων μεταξύ των λαμβανόμενων διαδρομών (πολυδιαδρομική διάδοση). Δεν περιορίζεται όμως μόνο στα φυσικά φαινόμενα πολυδιαδρομικής διάδοσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα λεγόμενα δίκτυα μιας συχνότητας (Single Frequency Networks-SFN) όπου πολλοί πομποί στέλνουν το ίδιο σήμα στην ίδια συχνότητα, παράγοντας ένα τεχνητό περιβάλλον πολυδιαδρομικής διάδοσης.

Το COFDM διαμορφώνει την πληροφορία σε ένα μεγάλο αριθμό φερόντων χρησιμοποιώντας την τεχνική FDM. Τα κυριότερα στοιχεία του που το καθιστούν ιδανικό για τα επίγεια κανάλια και που εξετάζονται ξεχωριστά στη συνέχεια είναι :

- η ορθογωνιότητα

- η προσθήκη του διαστήματος φρούρησης (guard interval) και

- η χρησιμοποίηση της κωδικοποίησης σφάλματος και της πληροφορίας για την κατάσταση του καναλιού (channel-state information / CSI).

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      30

2.3.2.    Γιατί χρησιμοποιούμε πολλαπλά φέροντα ;

Ας φανταστούμε ότι ένα σήμα λαμβάνεται μέσω δύο διαδρομών που έχουν μια σχετική καθυστέρηση μεταξύ τους. Όταν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από την περίοδο ενός συμβόλου – όπως φαίνεται στο σχήμα 2.6 (αριστερά) – το σήμα που λαμβάνεται μέσω της δεύτερης διαδρομής δρά ως παρεμβολή, αφού μεταφέρει πληροφορία που ανήκει σε προηγούμενο σύμβολο ή σύμβολα. Όταν όμως η σχετική καθυστέρηση είναι μικρότερη από ένα σύμβολο –  σχήμα 2.6 (δεξιά) – αν και ένα μέρος του σήματος συνεχίζει να δρά ως παρεμβολή αφού μεταφέρει πληροφορία του προηγούμενου συμβόλου, το υπόλοιπο μεταφέρει πληροφορία που μπορεί να δράσει προσθετικά ή καταστρεπτικά στην πληροφορία της κύριας διαδρομής.

Σχήμα 2.6.  Η διασυμβολική παρεμβολή που προκαλείται από μια

καθυστερημένη διαδρομή, για 2 περιπτώσεις καθυστέρησης

Εάν λοιπόν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε αξιόλογο αριθμό καθυστερημένων σημάτων, ο ρυθμός αποστολής των συμβόλων πρέπει να μειωθεί αρκετά έτσι ώστε η συνολική διασπορά της καθυστέρησης (μεταξύ της πρώτης και  της τελευταίας λαμβανόμενης διαδρομής) να είναι μόνο ένα μικρό κλάσμα της περιόδου του συμβόλου. Επομένως, η πληροφορία που μπορεί να μεταφερθεί από ένα φέρον περιορίζεται σε περιβάλλον πολυδιαδρομικής διάδοσης και δεν μεταδίδεται με το απαιτούμενο ρυθμό και οδηγούμαστε στην ιδέα της διαίρεσης της πληροφορίας υψηλού ρυθμού σε πολλά παράλληλα ρεύματα χαμηλού ρυθμού (low-rate), κάθε ένα από τα οποία θα μεταβιβάζεται από το φέρον του. Αυτό είναι μια μορφή του FDM και αποτελεί το πρώτο βήμα προς το COFDM.

Ακόμα και όταν η διασπορά της καθυστέρησης είναι λιγότερο από μία περίοδο  του  συμβόλου,  η  παρεμβολή  που  οφείλεται  σε  προηγούμενο  σύμβολο

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                       31

(διασυμβολική παρεμβολή) παραμένει. Θα μπορούσε όμως να εξαλειφθεί εάν η περίοδος κατά την οποία κάθε σύμβολο μεταδίδεται γίνει πιο μεγάλη από την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο δέκτης ενσωματώνει το σήμα (integration period), γεγονός που αποδεικνύει ότι η προσθήκη ενός διαστήματος φρούρησης (guard interval) θα έχει θετικά αποτελέσματα.

2.3.3.   Ορθογωνιότητα

Η χρησιμοποίηση ενός μεγάλου αριθμού φερόντων παρουσιάζει αρκετά προβλήματα αφού απαιτεί πολλούς διαμορφωτές / αποδιαμορφωτές και φίλτρα καθώς και μια αύξηση στο εύρος ζώνης του σήματος. Η ορθογωνιότητα όμως μεταξύ των φερόντων (από το οποίο προκύπτει και ο χαρακτηρισμός "orthogonal") που εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι Δf=1/TS πάντα εξαλείφει αυτά τα προβλήματα.

2.3.4.  Διάστημα φρούρησης (Guard Interval)

Αν το integration period του σήματος περιλαμβάνει δύο σύμβολα (όπως φαίνεται στο σχήμα 2.6) δεν θα υπάρχει μόνο διασυμβολική παρεμβολή (inter-symbol interference / ISI) αλλά και παρεμβολή μεταξύ των φερόντων (inter-carrier interference / ICI).  Μπορούμε να αποφύγουμε την ICI προσθέτοντας ένα διάστημα φρούρησης, που εξασφαλίζει ότι όλη η πληροφορία προέρχεται από το ίδιο σύμβολο και εμφανίζεται σταθερή κατά τη διάρκεια αυτού (σχήμα 2.7).

Σχήμα 2.7.  Η προσθήκη ενός guard interval

Το μήκος του διαστήματος φρούρησης επιλέγεται για να αντισταθμίσει τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα  της  πολυδιαδρομικής   λήψης.  Δεν   πρέπει  να  είναι  πολύ  μεγάλο κλάσμα της integration period στον δέκτη (TU) γιατί θυσιάζεται έτσι η φασματική απόδοση. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διάστημα φρούρησης στο DVB-T είναι TU/4.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        32

2.3.5. Κωδικοποίηση σφάλματος και channel-state information (CSI)

Η κωδικοποίηση σφάλματος είναι απαραίτητη για να έχουμε αποδεκτό BER (bit-error rate) όταν έχουμε χαμηλό λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR). Ωστόσο η προσθήκη κωδικοποίησης που βασίζεται σε hard-decision δεν είναι αρκετή˙ η λύση έγκειται στη χρήση συνελικτικής κωδικοποίησης σε συνδυασμό με αποκωδικοποίηση soft-decision, που να είναι ενσωματωμένα στο σύστημα OFDM.

Ένας δέκτης σκληρής-απόφασης (hard-decision) θα λειτουργούσε σύμφωνα με τον κανόνα ότι τα αρνητικά σήματα αποκωδικοποιούνται ως "0" και τα θετικά ως "1", με τα 0 V να είναι το  όριο απόφασης (decision boundary).  Εάν το στιγμιαίο εύρος του θορύβου δεν ξεπερνούσε ποτέ τα ± 1 V, αυτός ο απλός δέκτης δεν θα έκανε ποτέ λάθος. Αλλά ο θόρυβος μπορεί περιστασιακά να έχει μεγάλο εύρος, αν και με χαμηλότερη πιθανότητα απ' ότι για μικρότερες τιμές εύρους. Κατά συνέπεια, εάν π.χ. λαμβάνεται + 0,5 V, σημαίνει πιθανότατα ότι είχε εκπεμφθεί το “1", αλλά υπάρχει μια μικρότερη αλλά πεπερασμένη πιθανότητα να είχε σταλεί πραγματικά το "0". Η κοινή λογική προτείνει ότι όταν λαμβάνεται ένα σήμα μεγάλου εύρους μπορούμε να είμαστε πιο βέβαιοι στη σκληρή απόφαση, από ότι εάν το εύρος είναι μικρό.

Αυτή η άποψη περί βαθμού εμπιστοσύνης αξιοποιείται στους αποκωδικοποιητές Viterbi μαλακής-απόφασης (soft-decision). Αυτοί διατηρούν ένα ιστορικό πολλών πιθανών εκπεμπόμενων ακολουθιών, φτιάχνοντας μια εικόνα των σχετικών τους likelihoods και επιλέγοντας τελικά την τιμή "0" ή "1" για κάθε bit, σύμφωνα με το ποιο έχει τη  μέγιστη πιθανότητα.

Όταν οι πληροφορίες διαμορφώνονται σε ένα μοναδικό φέρον σε ένα χρονικά αμετάβλητο σύστημα, όλα τα σύμβολα πληροφορίας υποφέρουν a priori από την ίδια ισχύ θορύβου κατά μέσον όρο. Oι πληροφορίες soft-decision πρέπει απλά να σημειώσουν τις τυχαίες διαφοροποιήσεις από σύμβολο σε σύμβολο που προκαλεί αυτός ο θόρυβος. Όταν όμως οι πληροφορίες διαμορφώνονται επάνω στα πολλαπλά φέροντα COFDM, οι μετρικές γίνονται ελαφρώς πιο περίπλοκες καθώς τα διάφορα φέροντα θα έχουν διαφορετικούς λόγους σήματος προς θόρυβο. Κατά συνέπεια, εκτός από τις διαφοροποιήσεις από σύμβολο σε σύμβολο, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη στις μαλακές αποφάσεις : πληροφορία που μεταβιβάζεται από φέροντα που έχουν υψηλό SNR είναι a priori  πιο  αξιόπιστη  από  πληροφορία  που  μεταβιβάζεται από φέροντα με χαμηλό SNR.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                       33

Αυτή η πρόσθετη a priori πληροφορία είναι συνήθως γνωστή ως πληροφορία της κατάστασης του καναλιού (channel-state information / CSI).

Ο συνυπολογισμός της πληροφορίας της κατάστασης των καναλιών στην παραγωγή των soft decisions είναι το κλειδί στη μοναδική απόδοση του COFDM παρουσία της εξασθένισης που είναι επιλεκτική ως προς τη συχνότητα και της παρεμβολής.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        34

Μετάδοση δεδομένων πάνω από το

κανάλι DVB-T

3.1.   Εισαγωγή

Το DVB-T είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στον κόσμο. Η τεχνολογία MPEG-2 με την οποία είναι συμβατή, πέρα από τη μετάδοση πολλαπλών καναλιών τηλεόρασης που επιτρέπει, μπορεί να μεταφέρει και δεδομένα ΙΡ. Πράγματι, τα δεδομένα ΙΡ «ενθυλακώνονται» στο MPEG-2 Transport Stream (Multiprotocol Encapsulation), ανοίγοντας το δρόμο για επιπρόσθετες υπηρεσίες δεδομένων, ανεξάρτητες από προγράμματα τηλεόρασης.

  - Συμπίεση δεδομένων

Η συμπίεση δεδομένων έχει ως σκοπό τη μείωση του πλήθους των δεδομένων (αριθμό bits) που πρέπει να αποθηκευτούν ή να μεταδοθούν χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας της πληροφορίας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική σε εφαρμογές όπως στο fax και τη μεταφορά φωνής και κινούμενης εικόνας καθώς βελτιώνει την απόδοση του διαύλου επιτρέποντας τη διέλευση περισσότερης πληροφορίας στον ίδιο χρόνο που θα απαιτούσε ένα μη-συμπιεσμένο σήμα.

| Πηγή | Μη συμπιεσμένη | Συμπιεσμένη* |
| --- | --- | --- |
| NTSC (κανονική έγχρωμη τηλεόραση) | 100 Mbps | 1.5 – 15 Mbps |
| HDTV (τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας) | 1000 Mbps | 6 – 60 Mbps |
| Σελίδα Τηλεομοιοτυπίας (FAX) | 3 Mbps | 100 kbps |
| Τηλεφώνημα | 64 kbps | 16 kbps |
| Hi-Fi | 1.4 Mbps | 350 kbps |

*Οι τιμές αυτές μετά από συμπίεση είναι τυπικές αλλά όχι οριστικές αφού βελτιωμένες μέθοδοι συμπίεσης μπορούν να επιτύχουν υψηλότερες συμπιέσεις.

Πίνακας 3.1. Ρυθμοί bits μη συμπιεσμένων και συμπιεσμένων πηγών

Τα πιο διαδεδομένα πρότυπα συμπίεσης δεδομένων είναι το JPEG και το MPEG. Το πρότυπο Ενωμένης Ομάδας Ειδικών Φωτογραφικής JPEG (Joint Photographic Experts Group / IS 10918) αναπτύχθηκε για τη συμπίεση ακίνητων εικόνων  συνεχούς  απόχρωσης  (π.χ.  φωτογραφιών)  ενώ το πρότυπο της Ομάδας

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων              35

Ειδικών στην Κινούμενη Εικόνα MPEG (Motion Pictures Experts Group / ISO/IEC 13818) αναπτύχθηκε για κινούμενη εικόνα. Ας δούμε όμως τί ακριβώς είναι το MPEG-2.

3.3. Το πρότυπο MPEG-2

3.3.1.  Αναφορά στα πρότυπα MPEG

Τα αρχικά MPEG προέρχονται από τις λέξεις Motion Pictures Experts Group (Ομάδα Ειδικών στην Κινούμενη Εικόνα). Πρόκειται για μια επιτροπή που δρα στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και που είναι επίσημα γνωστή σαν ISO/IEC JTC1/SC29/WG11. Τα πρότυπα που σχεδίασε η επιτροπή αυτή είναι παγκοσμίως το de facto standard για τη συμπίεση του ψηφιακού video και περιλαμβάνει αλγόριθμους συμπίεσης με απώλειες (lossy compression algorithms), σχεδιασμένους όμως με τέτοιον τρόπο ώστε οι απώλειες αυτές να γίνονται ελάχιστα αισθητές στο ανθρώπινο μάτι. Τα πιο σημαντικά πρότυπα αυτής της οικογένειας προτύπων είναι :

- MPEG-1 (Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbps / IS 11172). Είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε για την αποθήκευση και ανάκτηση κινούμενης εικόνας και ήχου σε ψηφιακά μέσα με ρυθμό μετάδοσης μέχρι 1,5 Mbps. Η ποιότητα της εικόνας βρίσκεται στα επίπεδα του VHS video και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση ταινιών σε CD-ROM καθώς και όπου αλλού χρειάζεται μικρό (σε σχέση με το MPEG2) bandwidth.

- MPEG-2 (Generic coding of moving pictures and associated audio information / IS 13818). Αναπτύχθηκε για εφαρμογή στην ψηφιακή τηλεόραση. Ο ρυθμός μετάδοσης κυμαίνεται από 3 ως 10 Mbps και οι εφαρμογές του είναι στην καλωδιακή,  τη δορυφορική και στην επίγεια τηλεόραση (Cable TV, Direct Broadcast Satellite TV και Digital Video Broadcasting – Terrestrial αντίστοιχα). Επίσης, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση κινηματογραφικών ταινιών στα DVD (Digital Video Disk).

- MPEG-4 (Coding of audiovisual objects). Είναι ένα standard για εφαρμογές επικοινωνίας πολυμέσων (multimedia communications) δηλαδή εφαρμογές όπως  video-phone, video-conference, video e-mail και  electronic news. Η ανάλυση της εικόνας είναι 176x144 pixels σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης που κυμαίνονται ανάμεσα στα 4.8 και 64 kbps, κατάλληλους δηλαδή για μετάδοση σε δίκτυα με μικρό διαθέσιμο bandwidth ανά συνδρομητή, όπως στο Διαδίκτυο.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        36

3.3.2. Συνοπτική επισκόπηση του MPEG-2

Το πρότυπο MPEG-2 περιγράφει το πώς μπορούν να πολυπλεχθούν μαζί τα συμπιεσμένα κατά MPEG ρεύματα δεδομένων audio και video έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα μόνο ρεύμα δεδομένων. Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη πρόγραμμα για να αναφερθεί σε μία υπηρεσία εκπομπής ή ένα κανάλι. Ένα πρόγραμμα αποτελείται από ένα ή περισσότερους στοιχειώδεις συρμούς. Ως στοιχειώδης συρμός ορίζεται ένα ψηφιακά κωδικοποιημένο (και πιθανώς συμπιεσμένο κατά MPEG) «συστατικό» ενός προγράμματος όπως είναι το κωδικοποιημένο video ή audio. Μια παραδοσιακή εκπομπή τηλεόρασης περιλαμβάνει τρεις στοιχειώδεις συρμούς : ένα που μεταφέρει κωδικοποιημένο video, ένα άλλο που μεταφέρει κωδικοποιημένο stereo audio και ένα συρμό που μεταφέρει δεδομένα teletext. Οι μελλοντικές τηλεοπτικές εκπομπές αναμένεται ότι θα αποτελούνται από περισσότερους στοιχειώδεις συρμούς. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξουν επιπρόσθετοι στοιχειώδεις συρμοί video που θα μεταφέρουν μια εικόνα με διαφορετική ευκρίνεια καθώς και επιλογές για τους στοιχειώδεις συρμούς audio και teletext σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα.

3.3.2.1.  PES (Packetized Elementary Streams)

Tο MPEG-2 λοιπόν καθορίζει έναν απεριόριστο αριθμό στοιχειωδών συρμών, βίντεο, ήχου αλλά και δεδομένων (π.χ. των υποτίτλων σε πολλές γλώσσες)  και ο κάθε συρμός τεμαχίζεται σε πακέτα με χρονικές σφραγίδες. Η έξοδος κάθε πακετοποιητή είναι ένας Πακετοποιημένος Στοιχειώδης Συρμός PES.

Σχήμα 3.1. Πολύπλεξη δύο συρμών στο MPEG-2

Οι συρμοί PES για ήχο, βίντεο και δεδομένα πολυπλέκονται κατόπιν σ’ έναν συρμό   εξόδου   για   μετάδοση.  Έχουν  οριστεί   δύο  τύποι   συρμών.  Ο   συρμός

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                37

προγράμματος (program stream) του MPEG-2 χρησιμοποιείται για να πολυπλέξει με συγχρονισμένο τρόπο στοιχειώδεις  συρμούς  που  έχουν  κοινή  χρονική  βάση και πρέπει να προβληθούν ενώ ο συρμός μεταφοράς (transport stream) χρησιμοποιείται για να πολυπλέξει συρμούς (συμπεριλαμβανομένων των συρμών προγράμματος) που δεν χρησιμοποιούν κοινή χρονική βάση.

3.3.2.2.  Ο συρμός προγράμματος (programme stream)

Ο συρμός προγράμματος ενδείκνυται για χρήση σε περιβάλλοντα όπου δεν υπεισέρχονται σφάλματα γιατί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε αυτά. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ο συρμός προγράμματος αποτελείται από μεγάλα πακέτα μεταβλητού μήκους. Το κάθε πακέτο αρχίζει από την επικεφαλίδα του και ένα τυχόν σφάλμα στην επικεφαλίδα θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ολόκληρου του πακέτου και καθώς τα πακέτα του συρμού προγράμματος μπορεί να περιέχουν πολλά kilobytes δεδομένων, η απώλεια ενός πακέτου θα οδηγούσε στην απώλεια ή στην καταστροφή ενός ολόκληρου πλαισίου video. Δεύτερον, η διακύμανση του μήκους του πακέτου σημαίνει ότι ο αποκωδικοποιητής δε μπορεί να προβλέψει πότε τελειώνει ένα πακέτο και πότε αρχίζει κάποιο άλλο. Πρέπει λοιπόν να διαβάσει και να ερμηνεύσει το πεδίο του μήκους του πακέτου και αν το περιεχόμενό του έχει κατά κάποιον τρόπο αλλοιωθεί, ο αποκωδικοποιητής θα έχανε το συγχρονισμό του με το συρμό, με αποτέλεσμα να χάσει τουλάχιστον ένα πακέτο.

3.3.2.3.  Ο συρμός μεταφοράς (transport stream)

Ο συρμος μεταφοράς αποτελείται από μια σειρά πακέτων με καθορισμένο μήκος, ίσο με 188 bytes. Η χρήση μικρών και σταθερού μήκους πακέτων ενδείκνυται για τον περιορισμό της επίδρασης των πακέτων που καταστρέφονται ή χάνονται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Επιπλέον, κάθε πακέτο μεταφοράς θα έχει ενισχυμένη προστασία έναντι σφαλμάτων με τη βοήθεια μιας standard διαδικασίας π.χ. της κωδικοποίησης Reed-Solomon.

Μπορεί να φαίνεται ότι ο συρμός μεταφοράς με την αυξημένη ανθεκτικότητα έναντι των σφαλμάτων και της ικανότητάς του να μεταφέρει ταυτόχρονα πολλά προγράμματα, είναι καλύτερος από τον συρμό προγράμματος. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ο συρμός μεταφοράς είναι μία πιο πολύπλοκη πολυπλεξία από τον συρμό προγράμματος και θα είναι επομένως πιο δύσκολο να δημιουργηθεί και να αποπολυπλεχθεί.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      38

3.4.  Μετάδοση ΙΡ δεδομένων πάνω από το DVB-T

3.4.1. Ενθυλάκωση

Έχοντας εξασφαλίσει καλές συνθήκες μετάδοσης για το MPEG-2 Transport Stream πάνω από το κανάλι DVB-Τ, απομένει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να μεταδοθούν πακέτα IP. Η βασική ιδέα προβλέπει την ενθυλάκωση (encapsulation) αυτών πάνω στα MPEG-2 transport packets που μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους.

Σχήμα 3.2. Μετάδοση δεδομένων ΙΡ πάνω από το DVB-T

3.4.1.1. Περιοδική εκπομπή δεδομένων (data carousel)

Η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη για μετάδοση δεδομένων χωρίς αμφιδρομότητα (interaction). Τα προς αποστολή δεδομένα – που αφορούν κυρίως μεγάλες ομάδες χρηστών παρά μεμονωμένους χρήστες – οργανώνονται σε ομάδες (groups) και εκπέμπονται κυκλικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι προσπελάσιμα από τον καθένα. Τα δεδομένα μπορούν να είναι παραδείγματος χάριν εφαρμογές που βασίζονται στο HTML και που αποτελούνται από διάφορα αρχεία αλλά τα πρωτόκολλα IP δεν χρησιμοποιούνται συνήθως με το data carousel.

3.4.1.2. Ροή δεδομένων (data streaming)

Η μέθοδος αυτή είναι πιο κατάλληλη για υπηρεσίες streaming over DVB. Το data stream διαμορφώνεται σε ένα συμβατό MPEG-2 Elementary Stream, το οποίο με  τη  σειρά  του  οργανώνεται  σε   πακέτα,   κατά  τη  δομή  του  PES  (Packetized

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        39

Elementary Stream). Τέλος, τα πακέτα PES κατακερματίζονται και διανέμονται στο φορτίο των MPEG-2 transport packets.

3.4.1.3. Διοχέτευση δεδομένων (data piping)

Στη μέθοδο αυτή, τα δεδομένα των IP πακέτων ενσωματώνονται απευθείας ως φορτίο  (payload) στα MPEG-2 transport packets.

3.4.1.4. Ενθυλάκωση πολλαπλών πρωτοκόλλων (Multiprotocol encapsulation)

Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε για να μεταφέρονται πακέτα διάφορων πρωτοκόλλων (π.χ. TCP/IP) πάνω από το κανάλι DVB. Τα πακέτα πληροφορίας ενσωματώνονται σε data sections, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο MPEG-2 DSM-CC (ISO/IEC 18318-6). Με τη σειρά τους, τα data sections είναι πλήρως συμβατά με τη δομή private_section που ορίζεται στο MPEG-2 Systems (ISO/IEC 13818-1) και ενσωματώνονται απευθείας στο Transport Stream όπως ορίζει η παραπάνω προδιαγραφή. Από την πλευρά του χρήστη, τα πακέτα που προορίζονται γι' αυτόν διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα δεδομένα του Transport Stream με κριτήριο αφενός το πεδίο MAC (που αποθηκεύεται στα αντίστοιχα πεδία του section header, όπως δείχνει το σχήμα) και αφετέρου με τη διεύθυνση IP, αν πρόκειται για πακέτα IP. Η τεχνική του Multiprotocol encapsulation είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία.

Σχήμα 3.3. Ενσωμάτωση της MAC address στο section header

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      40

Αμφίδρομες υπηρεσίες μέσω DVB-T

4.1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με όσα είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένα σύστημα DVB-T λειτουργεί ικανοποιητικά ως δίκτυο πρόσβασης αφού μπορεί να μεταφέρει δεδομένα – συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων ΙΡ – πολυπλέκοντάς τα με τηλεοπτικά σήματα. Σε μια εποχή όμως που χαρακτηρίζεται από την αυξημένη ανάγκη για διαλογικότητα των υπηρεσιών, τo θεμελιώδες ερώτημα που γεννιέται είναι εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο DVB-T για την παροχή αμφίδρομων υπηρεσιών όπως είναι το FTP, το telnet, το Web Browser και η αμφίδρομη ψηφιακή τηλεόραση. Πρόκειται για μια νέα γενιά υπηρεσιών που έχει ήδη τύχει εφαρμογής στην περίπτωση του δορυφορικού Internet με τη βοήθεια της τεχνολογίας της δορυφορικής εκπομπής ευρείας κάλυψης (DVB-S) και διανύει τα πρώτα της βήματα στην περίπτωση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

4.2. Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T

4.2.1. Τί είναι η ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων;

Η μεταφορά δεδομένων που γίνεται μέσω διαφορετικών δικτύων για την εγκατάσταση μιας αμφίδρομης ζεύξης ονομάζεται ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων. Η ζεύξη γίνεται μεταξύ ενός service provider και ενός χρήστη και υποστηρίζει την αποστολή δεδομένων και προς τις δύο κατευθύνσεις αλλά το forward channel και το κανάλι επιστροφής δεν υλοποιούνται από το ίδιο δίκτυο.

4.2.2. Υπηρεσίες δεδομένων πάνω από το DVB-T

Ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών δεδομένων που υλοποιούνται πάνω από μια πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, διακρίνουμε :

- Τις υπηρεσίες δεδομένων που αποτελούνται από εφαρμογές multicasting (π.χ. η εφαρμογή teletext της αναλογικής τηλεόρασης), όπου τα δεδομένα εκπέμπονται περιοδικά με προορισμό μια μεγάλη ομάδα χρηστών και

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων             41

- Τις υπηρεσίες δεδομένων που απαιτούν διάλογο, δηλαδή  αμφιδρομότητα (π.χ. επικοινωνία χρήστη με χρήστη ή απλή πρόσβαση στο Internet).

Στην περίπτωση των εφαρμογών multicasting μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές σαν το data carousel ή το multicast data streaming για την ενθυλάκωση των δεδομένων. Ο τελικός χρήστης μπορεί να έχει  πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων ευρείας ζώνης μέσω ενός κατάλληλου δέκτη και χωρίς επιπλέον εξοπλισμό. Στις αμφίδρομες υπηρεσίες όμως, πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα κανάλι επιστροφής (uplink) που να υποστηρίζει IP κίνηση, αφού το DVB-T είναι ένα μονόδρομο δίκτυο που δεν προβλέπει κανάλι επιστροφής. Αξίζει να αναφερθεί ότι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα υλοποίησης αμφίδρομης ζεύξης μέσω του DVB-T είναι η αμφίδρομη ψηφιακή τηλεόραση.

4.2.3. Αμφίδρομη ψηφιακή τηλεόραση

Μέχρι τώρα, η τεχνική IP over DVB περιοριζόταν μόνο στο configuration του δορυφορικού DVB-S σε συνδυασμό με ένα απλό PSTN κανάλι επιστροφής. Ένα τέτοιο σύστημα παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα αφού :

- η δορυφορική λήψη χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και εγκατάσταση

- ο ρυθμός του downlink στις αμφίδρομες ζεύξεις περιορίζεται από τις φτωχές επιδόσεις του τηλεφωνικού καναλιού

- ο χρήστης πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία σύνδεσης από την πλευρά του PSTN (dialup) κάθε φορά που θέλει να έχει πρόσβαση στο δίκτυο

- δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος χρόνος ανακύκλωσης (round-trip delay time) από την μεγάλη καθυστέρηση που εισάγουν τα τηλεφωνικά modems και η δορυφορική ζεύξη με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά ο ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων.

Αντιθέτως, η υλοποίηση ενός δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης βασισμένου στην επίγεια τεχνολογία DVB-T επιτρέπει εύκολη και αξιόπιστη λήψη του ψηφιακού σήματος  μέσω  μιας απλής  κεραίας  UHF,  εσωτερικής ή εξωτερικής. Επιπλέον, η τεχνολογία ενός συμπληρωματικού δικτύου που να προσφέρει μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο επιστροφής, παρέχει τη δυνατότητα της πρόσβασης οποιαδήποτε στιγμή (anytime access) οπότε το uplink μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για πρόσβαση στο Internet, αλλά και για αποστολή δεδομένων IP στον service provider (τηλεοπτικός σταθμός), υλοποιώντας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα πλήρες δίκτυο πραγματικά αμφίδρομης (truly interactive) τηλεόρασης.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      42

Οι επιλογές για το κανάλι επιστροφής είναι πολλές και απομένει στον σχεδιαστή του δικτύου να διαλέξει την τεχνολογία που θα τον εξυπηρετήσει καλύτερα στην δημιουργία ενός αποδοτικού ασύμμετρου δικτύου.

4.3. Το ασύμμετρο δίκτυο

Το πρότυπο ETS 300 802 (Digital Video Broadcasting (DVB); Network independent protocols for interactive services) ορίζει τις προδιαγραφές για την υλοποίηση  αμφίδρομων  υπηρεσιών  μέσω   της  επίγειας  ψηφιακής  τηλεόρασης. Παρουσιάζει ένα γενικό μοντέλο ασύμμετρου δικτύου που συνδυάζει την εκπομπή ευρείας κάλυψης με ένα κανάλι επιστροφής στενής ζώνης και προβλέπει την παροχή αμφίδρομων υπηρεσιών μέσω ενός ταχύ ευρυζωνικού downlink και ενός χαμηλού ρυθμού uplink. Πράγματι, ο ρυθμός μετάδοσης πληροφοριών από τον service provider στον χρήστη μπορεί να φτάσει το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης του καναλιού εκπομπής ενώ το bitrate του καναλιού επιστροφής περιορίζεται στα       150kbit/sec. Η αρχιτεκτονική ενός δικτύου αμφίδρομης ψηφιακής τηλεόρασης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

## Σχήμα 4.1. Αρχιτεκτονική ενός ασύμμετρου δικτύου

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων            43

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε τέτοιου είδους δίκτυα είναι κυρίως ψηφιακή εκπομπή video με διάφορες επιλογές. Στην απλούστερη περίπτωση, το κανάλι διαλόγου (interactive channel) επιτρέπει στον καταναλωτή να ψηφίσει, να παραγγείλλει αντικείμενα που διαφημίζονται στο κανάλι εκπομπής ή να επιλέξει   ταινίες σε συστήματα near-video-on-demand. Είναι επίσης δυνατή η παράδοση    on-demand, κειμένου, γραφικών, ήχου αλλά και ακίνητων εικόνων (π.χ. e-mail) αν και θα ήταν απαραίτητο ένα κανάλι επιστροφής με υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο του συστήματος παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών μέσω του DVB-T (σχήμα 4.1.), εγκαθίστανται δύο κανάλια μεταξύ του χρήστη και του service provider :

- το κανάλι εκπομπής (broadcast channel - ΒC) : είναι ένα ευρυζώνιο μονόδρομο κανάλι με κατεύθυνση από τον service provider στους χρήστες που μεταφέρει βίντεο, ήχο και δεδομένα. Συνήθως περιλαμβάνει την προς τα εμπρός διαδρομή διαλόγου (forward interaction path) μιας αμφίδρομης ζεύξης.

- το κανάλι διαλόγου (interactive channel - IC) : είναι ένα αμφίδρομο κανάλι που εγκαθίσταται μεταξύ του χρήστη και του service provider και χρησιμοποιείται για διαλογικούς σκοπούς. Αποτελείται από το :

  - return interaction path, ευρύτερα γνωστό ως κανάλι επιστροφής (return channel – RC), με κατεύθυνση από τον χρήστη στον service provider. Πρόκειται για ένα κανάλι στενής ζώνης που χρησιμοποιείται για την αποστολή αιτήσεων στον service provider και την απάντηση σε αυτά.

  - forward interaction path (forward channel), με κατεύθυνση από το service provider στον χρήστη. Μπορεί να ενσωματωθεί στο κανάλι εκπομπής (BC) και δεν είναι απαραίτητη σε μερικές απλές εφαρμογές όπου η μεταφορά δεδομένων προς τον χρήστη γίνεται μέσω του καναλιού εκπομπής (BC).

4.3.1. Αρχιτεκτονική του service provider

Ο πυρήνας της πλατφόρμας εκπομπής, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του service provider, αποτελείται από τον πολυπλέκτη MPEG-2, τον πομπό DVB-T και το τοπικό δίκτυο IP. Ένας σταθμός βάσης (Base Station - BS) του δικτύου καναλιού επιστροφής συλλέγει τα πακέτα των χρηστών που περιέχουν κυρίως αιτήσεις και επιβεβαιώσεις και τα στέλνει στον δρομολογητή του συστήματος (IP Routing Gateway).  Αυτός  δρομολογεί  τα  πακέτα στο δίκτυο  ενώ  ταυτόχρονα  απαγορεύει

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      44

την αντίστροφη ροή κίνησης έτσι ώστε το δίκτυο αυτό να χρησιμοποιείται αυστηρά ως uplink. Τα δεδομένα που στέλνονται στο δίκτυο του service provider από τους χρήστες και προορίζονται για το Internet, στέλνονται στο διαδίκτυο μέσω ενός proxy server.

Τα πακέτα IP που προορίζονται για τους τελικούς χρήστες και προέρχονται είτε από τοπικούς servers είτε από το Internet, συλλέγονται από τον IP to DVB Gateway, που είναι ενσωματωμένος στον πολυπλέκτη MPEG-2. Το ειδικό αυτό software αναγνωρίζει τα πακέτα που προορίζονται για τους χρήστες διαβάζοντας τη διεύθυνση προορισμού τους, τα φιλτράρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχει θέσει ο διαχειριστής του συστήματος, και τέλος τα ενσωματώνει στο DVB-compliant   MPEG-2 Transport Stream χρησιμοποιώντας την τεχνική του Multiprotocol encapsulation που θα περιγραφεί σε επόμενη παράγραφο. Τα προσαρμοσμένα πακέτα προωθούνται στον πυρήνα πολυπλεξίας (multiplexing kernel) που πολυπλέκει την IP κίνηση με προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης, είτε ζωντανά (live) είτε αποθηκευμένα (pre-recorded) και παράγει το τελικό Transport Stream, το οποίο είναι σταθερού ρυθμού. Το τελευταίο οδηγείται στην είσοδο του διαμορφωτή OFDM, το οποίο το μετατρέπει στο προς μετάδοση RF σήμα. Το σήμα αυτό ενισχύεται από έναν γραμμικό ενισχυτή και εκπέμπεται σε ένα κανάλι εντός της μπάντας των UHF.

### 4.3.2. Το σύστημα του τελικού χρήστη

Για τη λήψη του ψηφιακού σήματος χρησιμοποιούνται μια τυπική κεραία UHF και ένας κοινός γραμμικός ενισχυτής. Ο ίδιος εξοπλισμός χρησιμοποιείται και για την αναλογική λήψη με τη διαφορά ότι απαιτείται και ένας ψηφιακός δέκτης DVB-T, ο οποίος παρέχεται σε μορφή PCI κάρτας (σχήμα 4.2.) και μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή.

Σχήμα 4.2.  DVB-T receiver υπό μορφή PCI κάρτας

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        45

Η κάρτα αυτή συλλέγει τo RF σήμα από την κεραία και μέσω ειδικού λογισμικού επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε προγράμματα τηλεόρασης και υπηρεσίες IP που έχουν ενθυλακωθεί μέσα στο MPEG-2 Transport Stream. Ρυθμίζεται έτσι, ώστε να εξάγει μόνο τα πακέτα που φέρουν την MAC διεύθυνσή της και να επανασυναρμολογήσει τα IP datagrams, τα οποία με τη σειρά τους παραδίδονται στη στοίβα TCP/IP του υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία.

Η λειτουργία του καναλιού επιστροφής εξαρτάται από το δίκτυο που χρησιμοποιείται για την υλοποίησή του και εξετάζεται αναλυτικά στη συνέχεια.

4.4. Το κανάλι επιστροφής

Σχήμα 4.3. Αμφίδρομο δίκτυο DVB-T με τρεις τύπους καναλιού επιστροφής,

του ασύρματου δικτύου δεδομένων (WLAN – IEEE 802.11), του δικτύου

κινητής τηλεφωνίας (GSM) και του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου (PSTN)

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      46

Η χρήση της πλατφόρμας DVB-T για το downlink προσφέρει μια εκτεταμένη περιοχή κάλυψης (macrocell) εντός της οποίας βρίσκονται οι συσκευές πρόσβασης των χρηστών (π.χ. υπολογιστές,  κινητά τηλέφωνα  και PDA). Το κανάλι επιστροφής μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορες τεχνολογίες που εξετάζονται ξεχωριστά στη συνέχεια και η αρχιτεκτονική του εκάστοτε δικτύου απεικονίζεται στο σχήμα 4.3. :

- Τα ασύρματα δίκτυα δεδομένων (WLAN / ΙΕΕΕ 802.11)

- Το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN)

- Το δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN)

- Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (GSM / GPRS)

4.4.1. WLAN / IEEE 802.11

Το υποσύστημα  WLAN  βασίζεται  στην  προδιαγραφή ΙΕΕΕ  802.11 για

κυψελωτά   ασύρματα   δίκτυα    δεδομένων.   Οι   σταθμοί    βάσης   του

ασύρματου δικτύου προωθούν στο δίκτυο του service provider τα δεδομένα που στέλνουν οι χρήστες μέσω του καναλιού επιστροφής. Ο "πυρήνας" της πλατφόρμας εκπομπής, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του service provider, αποτελείται από τον πολυπλέκτη MPEG-2, τον πομπό DVB-T και το τοπικό δίκτυο IP. Ένας σταθμός βάσης (Base Station - BS) του ασυρμάτου δικτύου συλλέγει τα πακέτα των χρηστών που περιέχουν κυρίως αιτήσεις και επιβεβαιώσεις και τα στέλνει στον δρομολογητή του συστήματος (IP Routing Gateway). Αυτός δρομολογεί τα πακέτα από το WLAN στο ενσύρματο τοπικό δίκτυο ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει την αντίστροφη ροή κίνησης. Δεν επιτρέπει δηλαδή στα πακέτα που προορίζονται για τους χρήστες να περάσουν στο ασύρματο δίκτυο. Έτσι, το  τελευταίο  χρησιμοποιείται   αυστηρά   για  το  uplink   και όχι για διανομή πληροφορίας. Τα δεδομένα που στέλνονται στο δίκτυο του service provider από τους χρήστες και προορίζονται για το Internet, στέλνονται στο διαδίκτυο μέσω ενός proxy server.

Η χρήση ενός ασύρματου δικτύου δεδομένων για την υλοποίηση του καναλιού επιστροφής (uplink) σε ένα δίκτυο DVB-T αποτελεί μια εύχρηστη και οικονομική σχετικά λύση που προσφέρει πολύ καλές επιδόσεις. Εν τούτοις, παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα:

- Χρειάζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό (Subscriber unit) και κατευθυντική μικροκυματική κεραία εγκατεστημένη ώστε να εξασφαλίζεται η οπτική επαφή με την κεραία του σταθμού βάσης.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων              47

- Απαιτεί την εγκατάσταση ενός κυψελωτού δικτύου 802.11 από τη μεριά του service provider

- Δεν υποστηρίζει κινούμενους χρήστες.

4.4.2. PSTN / ISDN

Μια   πιο   προσιτή   τεχνολογία    που    είναι   ήδη    στη   διάθεση  των

περισσότερων χρηστών είναι το τηλεφωνικό δίκτυο, είτε πρόκειται για το

δημόσιο   τηλεφωνικό   δίκτυο   (PSTN)   είτε   για   το   ψηφιακό   δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN). Το κανάλι επιστροφής στην περίπτωση αυτή παρέχεται από ένα απλό modem και μια dial-up σύνδεση.

Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του ασυρμάτου δικτύου, έτσι και στην περίπτωση του PSTN, η αναλογική τηλεφωνική γραμμή μεταφέρει κυρίως τις αιτήσεις του χρήστη και τα πακέτα επιβεβαίωσης (acknowledgements). Κατά τα άλλα, πρόκειται για μια κοινή dial-up σύνδεση. Από την πλευρά του χρήστη, η δομή του συστήματος παραμένει η ίδια, με τη διαφορά ότι το subscriber unit του WLAN αντικαθίσταται από ένα κοινό modem συνδεδεμένο στην τηλεφωνική γραμμή. Μια συστοιχία από αναλογικά modems από τη μεριά του service provider  χρησιμοποιούνται  για  τη   σύνδεση   των  χρηστών,  και  προωθούν  τα εισερχόμενα πακέτα στον δρομολογητή, ο οποίος και τα δρομολογεί προς τον προορισμό τους. Τα πακέτα που προέρχονται είτε από το Internet είτε από τοπικούς διακομιστές και προορίζονται για τους χρήστες δεν κατευθύνονται προς τα modems, αλλά επαναδρομολογούνται προς τον DVB multiplexer. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα ασύμμετρο δίκτυο με μια απλή και προσιτή υλοποίηση του καναλιού επιστροφής, η οποία όμως μπορεί να προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες πρόσβασης.

Η ψηφιακή γραμμή ISDN μπορεί βέβαια να αντικαταστήσει το αναλογικό PSTN για να προσφέρει γρηγορότερη σύνδεση και ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

4.4.3. GSM / GPRS

Η  πλήρης  εκμετάλλευση  της  τεχνολογίας  DVB-T  η  οποία,  σε  αντίθεση

με   την   αναλογική   τεχνολογία,    υποστηρίζει   τη   ψηφιακή   λήψη   από

κινούμενους χρήστες ακόμη και κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες μετάδοσης, γίνεται μέσω του συνδυασμού του με τα δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών. Πράγματι, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της μετάδοσης OFDM  που   χρησιμοποιεί   το   πρότυπο   DVB-T    είναι    ότι    υποστηρίζει   κινητούς   και

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                     48

κινούμενους χρήστες υπό οποιεσδήποτε σχεδόν συνθήκες μετάδοσης (παρεμβολές, διαλείψεις, πολυδιαδρομική μετάδοση κτλ.). Προκειμένου λοιπόν να αποκτήσουν και οι κινούμενοι χρήστες πρόσβαση σε εμπλουτισμένες υπηρεσίες αμφίδρομης τηλεόρασης, απαιτείται ένα κατάλληλο κανάλι επιστροφής. Για τον λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία δεδομένων (GSM data) του δικτύου GSM, που λειτουργεί στον σταθερό ρυθμό των 9600bps.

Από την πλευρά του χρήστη, το αναλογικό modem αντικαθίσταται από ένα κινητό τηλέφωνο με υποστήριξη data service και ένα σειραϊκό καλώδιο RS-232 για τη σύνδεση με τον υπολογιστή. Από πλευράς service provider καμιά μεταβολή δεν απαιτείται, καθώς και σε αυτήν την περίπτωση η σύνδεση δρομολογείται τελικά μέσω του ενσύρματου τηλεφωνικού δικτύου (PSTN).

Αντί της τεχνολογίας GSM data, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η υπηρεσία GPRS για να προσφέρει ένα ταχύτερο uplink, σε πολύ χαμηλότερο κόστος και σε μία κατάσταση διαρκούς σύνδεσης ("always connected").

4.4.4. Σύγκριση των τεχνολογιών του καναλιού επιστροφής

Τελειώνοντας, παραθέτουμε ένα διάγραμμα με την ρυθμοαπόδοση  (throughput) ενός ασύμμετρου δικτύου DVB-T για διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο κανάλι επιστροφής (uplink). Το διάγραμμα αυτό προκύπτει από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν παλαιότερα στο Εργαστήριο Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Οι τεχνολογίες GSM και GPRS εμφανίζουν την χαμηλότερη ρυθμοαπόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες, κάτι που είναι αναμενόμενο γιατί υπεισέρχεται μεγαλύτερο round-trip-time (RTT) / καθυστέρηση (Πίνακας 4.1.) στη μετάδοση προς κινητούς χρήστες.

| Pack size | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11 | 50,84 | 54,66 | 54,34 | 56,52 | 56,34 | 59,82 | 63,32 |
| 802.11b | 43,58 | 40,5 | 40,48 | 47,42 | 47,08 | 52,74 | 51 |
| PSTN | 130,08 | 132,46 | 131,48 | 135,8 | 133,56 | 131,02 | 134,06 |
| ISDN | 69,06 | 70,82 | 69,42 | 72,32 | 70,94 | 71,12 | 74,42 |
| GSM | 435,64 | 454,12 | 462,8 | 461,48 | 457,3 | 455,14 | 467,02 |
| GPRS | 836,8 | 1126,2 | 1167,4 | 1253,9 | 1337,6 | 1458,6 | 1869,3 |

Πίνακας 4.1.  Round trip time για διάφορες τεχνολογίες του καναλιού επιστροφής

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων            49

Σχήμα 4.4.  Ρυθμοαπόδοση για διάφορες τεχνολογίες του καναλιού επιστροφής

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      50

Διαλείψεις

5.1. Τα είδη των διαλείψεων

# Σε ένα σύστημα ασύρματης επικοινωνίας, τα σήματα ταξιδεύουν συνήθως από τον πομπό στον δέκτη μέσω πολλαπλών διαδρομών. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πολυδιαδρομική διάδοση. Οι διαλείψεις που δημιουργούνται από τις πολλαπλές διαδρομές και που προκαλούν αποκλίσεις στο πλάτος, τη φάση και τη γωνία άφιξης του εκπεμπόμενου σήματος ονομάζονται πολυδιαδρομικές διαλείψεις.

Σχήμα 5.1. Πολυδιαδρομική λήψη

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη διαλείψεων :

- Τις διαλείψεις μεγάλης κλίμακας, που εμπεριέχουν τις απώλειες διάδοσης, δηλαδή τη μεταβολή της εξασθένισης με την απόσταση, και τη σκίαση, δηλαδή την τυχαία μεταβολή της εξασθένισης για δεδομένη απόσταση. Οι διαλείψεις μεγάλης κλίμακας εκφράζουν τη μέση εξασθένηση της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος εξαιτίας της κίνησης σε μεγάλες περιοχές και χαρακτηρίζουν τις απώλειες που οφείλονται σε φυσικά εμπόδια μεγάλου μεγέθους όπως είναι οι λόφοι και τα δάση.

- Τις διαλείψεις μικρής κλίμακας, που περιγράφουν τη μεταβολή των χαρακτηριστικών   του   σήματος    (πλάτους   και   φάσης)   που   οφείλονται   σε

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                    51

μικρές αλλαγές στις συνθήκες που επικρατούν μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Οι διαλείψεις μικρής κλίμακας οφείλονται στην χρονική διασπορά του σήματος λόγω πολυδιαδρομικής διάδοσης και στην χρονική μεταβολή του διαύλου λόγω μετατόπισης  του  δέκτη   αλλά   και   των   σκεδαστών   που   συμμετέχουν  στη διάδοση. Όταν δεν υπάρχει απευθείας γραμμή οπτικής επαφής (LOS / line of sight) μεταξύ του πομπού και του δέκτη, η διακύμανση της περιβάλλουσας του σήματος ακολουθεί την κατανομή Rayleigh και οι διαλείψεις μικρής κλίμακας ονομάζονται διαλείψεις Rayleigh. Όταν όμως υπάρχει line of sight μεταξύ του πομπού και του δέκτη, οι διακυμάνσεις ακολουθούν την κατανομή Rice. Οι διαλείψεις μικρής κλίμακας χωρίζονται περαιτέρω σε διαλείψεις που οφείλονται στη :

  - Διασπορά χρόνου του σήματος (time dispersion), κατά την οποία προκαλείται διασπορά των υποκείμενων ψηφιακών παλμών που μεταδίδονται σε ένα σήμα και

  - Time variant συμπεριφορά του καναλιού, που οφείλεται στην σχετική κίνηση μεταξύ του πομπού και του δέκτη ή στα αντικείμενα που βρίσκονται στη διαδρομή του σήματος.

Διαλείψεις

Διαλείψεις μεγάλης 		                   Διαλείψεις μικρής

κλίμακας                                                         κλίμακας

Διασπορά                                         Time variance

Σήματος                                           του καναλιού

Διαλείψεις 	  Επίπεδες               Γρήγορες	             Αργές

επιλεκτικές 	  διαλείψεις               διαλείψεις	           διαλείψεις

ως	προς τη

συχνότητα

Σχήμα 5.2 Σχηματική αναπαράσταση των ειδών των διαλείψεων

Οι time dispersion διαλείψεις διακρίνονται σε αυτές που είναι επιλεκτικές ως προς τη συχνότητα και στις επίπεδες διαλείψεις. Στο πεδίο του χρόνου, οι διαλείψεις  που  είναι  επιλεκτικές  ως  προς  τη  συχνότητα  λαμβάνουν  χώρα  όταν  η   μέγιστη

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      52

διασπορά χρόνου ενός συμβόλου είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια ενός συμβόλου. Αντίστοιχα, στο πεδίο της συχνότητας, οι διαλείψεις αυτές γίνονται όταν οι φασματικές συνιστώσες ενός σήματος επηρεάζονται κατά διαφορετικό τρόπο από το κανάλι. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζονται όταν το εύρος ζώνης συνοχής του καναλιού (coherence bandwidth : το εύρος ζώνης συχνοτήτων κατά το οποίο όλες οι συνιστώσες του καναλιού έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά διαλείψεων) είναι μικρότερο από το εύρος ζώνης του καναλιού. Όταν οι συνθήκες που περιγράφτηκαν παραπάνω δεν ικανοποιούνται έχουμε επίπεδες διαλείψεις, όπου τα χαρακτηριστικά του καναλιού είναι επίπεδα για όλες τις συχνότητες.

Οι time variance διαλείψεις ενός καναλιού χωρίζονται στις γρήγορες και τις αργές διαλείψεις. Στο πεδίο του χρόνου, οι γρήγορες διαλείψεις αναφέρονται στην κατάσταση κατά την οποία ο χρόνος συνοχής ενός καναλιού (ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου η απόκριση του καναλιού είναι αμετάβλητη) είναι μικρότερος από τη διάρκεια ενός συμβόλου. Για να ορίσουμε όμως τις γρήγορες διαλείψεις στο πεδίο της συχνότητας, πρέπει πρώτα να εισάγουμε την έννοια της συχνότητας Doppler. Η συχνότητα Doppler (fm) χαρακτηρίζει τη μέγιστη ολίσθηση συχνότητας των σημάτων σε ένα κινητό περιβάλλον και υπολογίζεται από τη σχέση fm = v / λ όπου v είναι η σχετική ταχύτητα μεταξύ του πομπού και του δέκτη και λ είναι το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου σήματος.

Επομένως, στο πεδίο της συχνότητας, οι γρήγορες διαλείψεις λαμβάνουν χώρα όταν το εύρος ζώνης συχνοτήτων του σήματος είναι μικρότερο από τη μέγιστη ολίσθηση Doppler.

Ορίζοντας λοιπόν ως TS την περίοδο ενός συμβόλου, TC τον χρόνο συνοχής του σήματος, BS το εύρος ζώνης συχνοτήτων του σήματος, ΒC το εύρος ζώνης συχνοτήτων συνοχής του σήματος, BD τη μέγιστη ολίσθηση Doppler και στ τη μέγιστη διασπορά στο χρόνο ενός συμβόλου, οι προαναφερόμενες διαλείψεις εμφανίζονται όταν ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες :

TS > TC

ή	             Γρήγορες διαλείψεις (αλλιώς αργές διαλείψεις)

BS < BD

TS < στ

ή	              Διαλείψεις επιλεκτικές ως προς τη συχνότητα

BS > ΒC	                                    (αλλιώς επίπεδες διαλείψεις)

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                53

5.2. Προσομοίωση των διαλείψεων

Η ανάπτυξη του τομέα των κινητών επικοινωνιών αλλάζει τον τρόπο με τον οποίον συναναστρέφονται οι άνθρωποι. Η ασύρματη τεχνολογία προσφέρει πλέον τη δυνατότητα της σύνδεσης οπουδήποτε και οποτεδήποτε ενώ η προώθηση νέων υπηρεσιών μέσω αυτής απαιτεί μια σειρά από «τεστ» όπου εξετάζονται και αξιολογούνται οι δυνατότητές τους. Επειδή όμως η εξέταση μιας υπηρεσίας σε πραγματικό περιβάλλον δεν είναι οικονομική, οι κατασκευάστριες εταιρείες καταφεύγουν συνήθως στην προσομοίωση του τρόπου λειτουργίας της.

Δεδομένου ότι στην εργασία αυτή εξετάζεται η μεταφορά δεδομένων πάνω από το κανάλι DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων, μας ενδιαφέρει μόνο η εξομοίωση αυτού του είδους των διαλείψεων. Τα πιο γνωστά μοντέλα για ένα κανάλι που υποφέρει από επίπεδες διαλείψεις κατά Rayleigh είναι το Gilbert-Elliott, το FSΜC (Finite State Markov Channel) και το HMM (Hidden Markov Model). Το μοντέλο Gilbert-Elliot είναι μια ειδική περίπτωση των FSΜC και είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια.

5.2.1. FSMC (Finite State Markov Channel)

Το μοντέλο FSMC βασίζεται στη θεωρία των συνεχών διαδικασιών Markov. Οι διαδικασίες αυτές ορίζονται από έναν πεπερασμένο αριθμό πιθανών καταστάσεων που αντιπροσωπεύονται από ένα σύνολο S = { s0, s1, … , sn-1} και μια ακολουθία καταστάσεων {Sk}, k = 0,1,2, …. Ο πίνακας που ακολουθεί συγκεντρώνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την περιγραφή ενός FSMC : Ρ είναι ο πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης, π  είναι το διάνυσμα πιθανοτήτων παραμονής σε μια κατάσταση και e είναι το διάνυσμα της πιθανότητας σφάλματος (crossover probability). Ένα FSMC με δύο καταστάσεις εκφυλίζεται στο μοντέλο Gilbert-Elliott  που εξετάζεται στην επόμενη παράγραφο. Η αναπαράσταση ενός μοντέλου FSMC φαίνεται στο σχήμα 5.3.

| Component | Notation | Description for a ‘n’ state FSMC model |
| --- | --- | --- |
| Transition probability matrix | P | A nxn matrix representing the probability of transition between states or into the same current state |
| Steady state probability vector | π | A 1xn vector representing the steady state probability of being in any of the n states (πP=P) |
| Crossover probability vector | e | A 1xn vector representing the different probabilities of having a symbol in error in any of the n states |

Πίνακας 5.1. Στοιχεία που περιγράφουν το FSMC

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      54

Στο κάτω μέρος του σχήματος φαίνονται τα crossover probabilities των n BSC (Binary Symmetric Channel).

Σχήμα 5.3. Αναπαράσταση του μοντέλου FSMC

5.2.2. Το μοντέλο Gilbert – Elliott

Το μοντέλο Gilbert-Elliott χρησιμοποιείται ευρύτατα για την περιγραφή καναλιών που υποφέρουν από διαλείψεις. Το μέσο μετάδοσης, δηλαδή το κανάλι,  μοντελοποιείται από μια διακριτή αλυσίδα Markov δύο καταστάσεων – την κατάσταση good και την κατάσταση bad – όπως φαίνεται στο σχήμα 5.4. Το μοντέλο αυτό είναι διακριτό και memoryless και η τιμή του ρυθμού σφάλματος συμβόλου χρησιμοποιείται συχνά για την περιγραφή των συνθηκών του καναλιού.

p10

p00	 G	                                              B           p11

p01

Σχήμα 5.4. Αναπαράσταση του μοντέλου Gilbert-Elliott

Η κατάσταση good έχει ρυθμό σφάλματος συμβόλου Pe0 ενώ η κατάσταση bad έχει Pe1, με Pe0 << Pe1. Οι τιμές των Pe0 και Pe1 εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος διάδοσης καθώς και από το σχήμα διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται για την μετάδοση.

- Ο πίνακας μετάβασης κατάστασης του μοντέλου Gilbert-Elliott είναι

p00	      p01

P =

p10	      p11

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                       55

- Το διάνυσμα των πιθανοτήτων παραμονής σε μια κατάσταση είναι

p10	        p01

π = (π0,π1) = (                ,                )

p01+p10     p01+p10

- Ο μέσος ρυθμός σφάλματος συμβόλου είναι

p10 Pe0 + p01 Pe1

Pe  =

p01 + p10

- Οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται είναι

p11 + p10 = 1

p01 + p00 = 1

Το μοντέλο που χρησιμοποιείται συνήθως στις προσομοιώσεις (και εξομοιώσεις*) είναι το κανάλι Gilbert-Elliott στο οποίο δεν υπάρχει μετάβαση στην ίδια κατάσταση. Η κατάσταση good καλείται αθόρυβη κατάσταση (noiseless) γιατί θεωρούμε ότι δεν υπεισέρχεται σφάλμα στη μετάδοση των bits (τα crossover probabilities των δυαδικά συμμετρικών καναλιών – BSC’s – είναι  ίσα με το 0). Αντίθετα, η κατάσταση bad χαρακτηρίζεται ως θορυβώδης κατάσταση αφού το crossover probability του δυαδικά συμμετρικού καναλιού (BSC’s) είναι  ίσο  με το 0.5. Επίσης, σε μια προσομοίωση αντί για τις πιθανότητες μετάβασης  καταστάσεων  χρησιμοποιείται ο  χρόνος  παραμονής  σε κάθε κατάσταση. Για το λόγο αυτό, τα βέλη στο σχήμα 5.5. παριστάνουν τους ρυθμούς μετάβασης μ και λ μεταξύ των καταστάσεων. Ο μέσος χρόνος παραμονής σε κάθε κατάσταση υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια μιας διάλειψης του σήματος σε σχέση με κάποιο αποδεκτό επίπεδο. Τα σήματα που λαμβάνονται κάτω από το επίπεδο αυτό  μοντελοποιούνται ως “bad” ενώ η κατάσταση “good” αναφέρεται σε σήματα που είναι αρκετά ισχυρά και βρίσκονται πάνω από το δεδομένο επίπεδο.

* Η διαφορά μεταξύ της προσομοίωσης και της εξομοίωσης είναι ότι, στην μεν προσομοίωση το δίκτυο δεν υλοποιείται στην πραγματικότητα παρά εισάγεται η τοπολογία του σε ένα κατάλληλο υπολογιστικό «πακέτο» για να μελετηθεί η συμπεριφορά του,  ενώ στην δε εξομοίωση το σύστημα υλοποιείται και ορισμένα μέρη του πραγματοποιούνται κατά τέτοιον τρόπο που να πλησιάζει τη ζητούμενη συμπεριφορά (όπως π.χ. η εισαγωγή καθυστέρησης ίσης με αυτήν που έχει το GPRS αντί για την χρήση του δικτύου αυτού).

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        56

Σχήμα 5.5. Tο μοντέλο Gilbert-Elliott όπως υλοποιείται συνήθως σε μια προσομοίωση

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                     57

DVB-T και GPRS :

Η διάταξη του συστήματος

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναπτύξαμε το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίζεται η εργασία αυτή. Μπορούμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός συστήματος παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών που βασίζεται στα δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) και κινητών τηλεπικοινωνιών (GPRS).

6.1. Tοπολογία του δικτύου

Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του client και του server εξασφαλίζεται από το δίκτυο που εγκαθίσταται μεταξύ τους : το μονόδρομο DVB-T υλοποιεί το ευρυζωνικό downlink ενώ το GPRS λειτουργεί ως uplink (κανάλι επιστροφής). Η ροή των δεδομένων πραγματοποιείται έτσι από διαφορετικά δίκτυα ανάλογα με την κατεύθυνση των πληροφοριών. Όταν τα δεδομένα κατευθύνονται από τον server στον client χρησιμοποιείται αποκλειστικά το δίκτυο DVB-T ενώ όταν ακολουθούν την αντίθετη ροή (client ( server) χρησιμοποιείται το δίκτυο GPRS (Σχήμα 6.1.).

((     (( (

server                                                  client

Σχήμα 6.1. Η ροή των δεδομένων στο συστημά μας

Σε μια σειρά μετρήσεων που είχε πραγματοποιηθεί παλαιότερα στο Εργαστήριο Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, είχε βρεθεί ότι η καθυστέρηση πλήρους διαδρομής (round trip time) σε ένα ασύμμετρο δίκτυο DVB-T/GPRS ξεκινά από τα 800msec περίπου (Σχήμα 6.2.) αφού χρησιμοποιώντας σαν κανάλι επιστροφής ένα ενσύρματο τμήμα Ethernet (αμελητέας καθυστέρησης), παίρνουμε ότι RTT = καθυστέρηση που εισάγει το DVB-T = ~ 50msec. Με βάση λοιπόν την παρατήρηση αυτή και προκειμένου να πάρουμε εκτενείς μετρήσεις χωρίς να εξαρτώμαστε από την ποιότητα του σήματος και την κίνηση του κελιού, εξομοιώνουμε το δίκτυο GPRS εισάγοντας καθυστέρηση ίση με 800msec στη ζεύξη από τον client στον server μέσω ενός λογισμικού εξομοίωσης δικτύου.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      58

Σχήμα 6.2. Καθυστέρηση Round-trip (msec) σε ασύμμετρο δίκτυο DVB-T/GPRS

Στο σχήμα 6.3 φαίνεται η αναλυτική τοπολογία του συστήματός μας.

Ο server λειτουργεί ως εξυπηρετητής TCP/IP δεδομένων και στέλνει πακέτα ΙΡ στον client ύστερα από αίτηση του τελευταίου. Τα πακέτα αυτά κατευθύνονται από τον server (10.0.0.4) στο ΙΡ to DVB Gateway (OPAL – 10.0.0.3) μέσω του τοπικού δικτύου 10.0.0.x και του 3-layer switch που έχει ενσωματωμένο έναν δρομολογητή. Στη συνέχεια, τα IP πακέτα ενθυλακώνονται στο Transport Stream του πολυπλέκτη MPEG-2 με τη μέθοδο της Multiprorocol Encapsulation για να μεταδοθούν.

Το Transport Stream που παράγεται από τον πολυπλέκτη MPEG-2 διαμορφώνεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουμε βάλει στον διαμορφωτή (σήμα βασικής ζώνης στα 602 MHz – κανάλι 37 της μπάντας UHF) και μεταδίδεται. Αφού θέλουμε να μελετήσουμε τη μετάδοση ΙΡ δεδομένων σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων, φροντίζουμε ώστε το σήμα μας να περάσει από ένα διακόπτη που εξομοιώνει αυτού του είδους τις διαλείψεις. Μετά την εξασθένιση που υφίσταται, το σήμα οδηγείται στο δέκτη DVB-T που παρέχεται σε μορφή PCI κάρτας και ενσωματώνεται στον υπολογιστή του client. Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 4, η κάρτα αυτή συλλέγει το σήμα, το αποδιαμορφώνει και το αποκωδικοποιεί, επανασυναρμολογώντας τα πακέτα ΙΡ και στέλνοντάς τα για περαιτέρω επεξεργασία στη στοίβα TCP/IP του υπολογιστή.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                     59

Η ανάγκη για την αποστολή αιτήσεων από τον client στον server σε μια ζεύξη TCP/IP αλλά και το feedback (επιβεβαιώσεις) που απαιτεί ο server για να συνεχίσει να μεταδίδει δεδομένα πραγματοποιούνται μέσω του GPRS καναλιού επιστροφής.

((

(

((

10.0.3.1

(( ((        ((

10.0.2.40

3-layer switch

downlink

uplink

Σχήμα 6.3. Τοπολογία του ασύμμετρου δικτύου DVB-T/GPRS

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      60

6.2. Οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν

6.2.1. Server

Είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με δύο επεξεργαστές Pentium II στα 233MHz και μνήμη 128ΜΒ RAM. Επίσης, έχει τρεις σκληρούς δίσκους Ultra Wide SCSI με χωρητικότητα 8GB και δύο κάρτες δικτύου 10/100. Έχει εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Debian Linux v.3.0rl Woody με kernel 2.4.18.

6.2.2. Client

Είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με επεξεργαστή AMD Athlon XP 2400 στα 2GHz και μνήμη 512ΜΒ RAM. Επίσης, έχει δύο κάρτες δικτύου 10/100. Έχει εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Microsft Windows XP Professional με Service Pack 1. Στον client έχει εγκατασταθεί και η κάρτα PCI για τη ψηφιακή λήψη του σήματος DVB-T.

6.2.3. Switch

# Σχήμα 6.4. Διακόπτης και σύστημα ελέγχου του

Ανήκει στην οικογένεια των διακοπτών με TTL drivers και είναι το μοντέλο ΖSDR-230. Συνολικά έχει πέντε ακροδέκτες : ένα input, δύο outputs, έναν ακροδέκτη για τον ελέγχο και έναν  για την τροφοδοσία του. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή, ο διακόπτης παίρνει ως είσοδο το διαμορφωμένο σήμα και το στέλνει στην μία έξοδό του (RF2). H άλλη έξοδος τερματίζεται. Ο ακροδέκτης TTL συνδέεται με τη σειριακή  θύρα του υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το λογισμικό ελέγχου του  διακόπτη.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                     61

Τέλος, για την τροφοδοσία του διακόπτη απαιτείται παλμός επιπέδων TTL που παράγεται μέσω ενός κατάλληλου ηλεκτρονικού κυκλώματος μετασχηματισμού τάσης που παίρνει τάση από δύο γεννήτριες.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο διακόπτης ελέγχεται από λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής για να μπορούμε να εξομοιώσουμε επιτυχώς τις επίπεδες διαλείψεις, γνωρίζοντας τη μέση διάρκειά τους. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται το user interface του λογισμικού ελέγχου του διακόπτη. Χρησιμοποιούμε το μοντέλο RANDOM 2 όπου καθορίζουμε το μέσο χρόνο που θα βρίσκεται ο διακόπτης ανοικτός και κλειστός ενώ η διαδοχή της κατάστασης good και bad καθορίζεται από μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

# Σχήμα 6.5. User interface για τον έλεγχο του διακόπτη

6.2.4. Μονάδα καθυστέρησης

Εξομοιώνει την καθυστέρηση που υπεισέρχεται σε ένα ασύμμετρο δίκτυο   DVB-T/GPRS και αποτελεί το delay tunnel που φαίνεται στη διάταξη. Την καθυστέρηση προκαλεί λογισμικό εξομοίωσης δικτύου Dummynet που είναι εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή με επεξεργαστή Pentium στα 120MHz, μνήμη 32MB RAM και δύο κάρτες δικτύου. Η έκδοση που χρησιμοποιείται είναι το standalone version, οπότε έχουμε περιβάλλον FreeBSD v. 3.4 stable /i386 Rev. 0.7 από το FDD, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.

6.2.5. Layer-3 switch

Το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το LG Switch Goldstream LS5124. Πρόκειται για έναν hub/ethernet switch με δυνατότητες routing (μέσω ενός εσωτερικού δρομολογητή) που «κοιτάζει» και το στρώμα δικτύου και υποστηρίζει ταχύτητες μέχρι 100Mbps, χωρίς να περιορίζει το εύρος ζώνης του συστήματος.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      62

6.2.6. Διαμορφωτής

# Σχήμα 6.6. Διαμορφωτής DVB-T

Ο διαμορφωτής DVB-T που χρησιμοποιείται είναι αυτός που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα (μοντέλο PT 5780). Στην συγκεκριμένη εφαρμογή, διαμορφώνουμε το φέρον στα 602MHz, που είναι το κανάλι 37 της μπάντας UHF. Επίσης, μπορούμε να ρυθμίσουμε μια σειρά παραμέτρων όπως :

- Το σχήμα της διαμόρφωσης (constellation) που μπορεί να είναι QPSK, 16QAM και 64QAM.

- Το code rate που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε από τις τιμές {1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8}.

- Το διάστημα φρούρησης (guard interval) που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε από τις τιμές {1/32, 1/16, 1/8, 1/4}.

6.2.7. IP/DVB Gateway

# Σχήμα 6.7. Πολυπλέκτης

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                     63

Το IP to DVB-T Gateway υλοποιείται από λογισμικό που είναι εγκατεστημένο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με επεξεργαστή Pentium II στα 933MHz και μνήμη 128MB RAM. Έχει δύο κάρτες δικτύου 10/100 και λειτουργικό περιβάλλον Microsoft Windows NT 4.00.1381.

6.2.8. Παλμογράφος

Ο παλμογράφος που χρησιμοποιήθηκε για την παρατήρηση του σήματος μετά την επίδραση του διακόπτη είναι το μοντέλο 54201A Digitizing Oscilloscope της Hewlett Packard.

## Σχήμα 6.8. Στιγμιότυπο από την οθόνη του ψηφιακού παλμογράφου

6.2.9. Spectrum Analyzer

Το ADVANTEST SPECTRUM ANALYZER TR4133A χρησιμοποιείται για την παρατήρηση του φάσματος του εκπεμπόμενου σήματος.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      64

Σχήμα 6.9. Φάσμα του προς μετάδοση σήματος OFDM

Τελειώνοντας το κεφάλαιό αυτό, παρουσιάζουμε τον χώρο εργασίας και την πραγματική τοπολογία του συστήματός μας όπως αυτή υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

##### Σχήμα 6.10. Άποψη του χώρου εργασίας

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                     65

#### Σχήμα 6.11. Υλοποίηση του ασύμμετρου δικτύου DVB-T/GPRS στο εργαστήριο

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      66

Αξιολόγηση του δικτύου

7.1. Εισαγωγή – Φιλοσοφία των μετρήσεων

7.1.1. Γενικά

Συνδυάζοντας τα συμπεράσματα των προηγουμένων κεφαλαίων, απομένει να εξετασθεί κατά πόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί η δικτυακή υποδομή που περιγράφτηκε στην παράγραφο 6.1. να προσφέρει ικανοποιητικές αμφίδρομες υπηρεσίες. Πρέπει δηλαδή να μετρηθούν τόσο οι επιδόσεις όσο και η αξιοπιστία του συστήματος και ιδιαίτερα του καναλιού που εγκαθίσταται με κατεύθυνση από τον server στον client μέσω του DVB-T.

Βέβαια, οι προδιαγραφές που ορίζονται στο πρότυπο DVB-T (ETSI EN 300 74: Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television) αναφέρουν ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν ρυθμοί που φτάνουν τα 31,67 Mbps ανάλογα με τις τιμές των παραμέτρων του διαμορφωτή (βλ. παράγραφο 2.2.5.). Καθώς όμως η τιμή αυτή αναφέρεται σε τελείως ιδανικές συνθήκες, πρέπει να αξιολογηθεί η δυνατότητα αυτή.

7.1.2. Αντικείμενο των μετρήσεων

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφανθεί κανείς για την ποιότητα μιας εκπομπής γιατί δεν υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια, βάσει των οποίων μπορεί να χαρακτηριστεί ποσοτικά.

Τα κυριότερα ερωτήματα στα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε κατά τη διάρκεια των μετρήσεων είναι :

- Ποιά είναι η μέγιστη ρυθμοαπόδοση (throughput) που μπορεί να προσφέρει το TCP, «πατώντας» πάνω στην υποδομή που προσφέρει το DVB-T;

- Ποιά τιμή μπορεί να λάβει το ποσοστό των πακέτων που χάνονται και πώς μεταβάλλεται;

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        67

Οι ερωτήσεις αυτές έχουν ως σκοπό την οριοθέτηση των δυνατοτήτων του συστήματος και τον προσδιορισμό των παραμέτρων που μπορούν να ρυθμιστούν για τη βελτιστοποίηση της επίδοσης του. Έτσι μπορεί κανείς να συγκεκριμενοποιήσει το αντικείμενο των μετρήσεων στα εξής σημεία όσον αφορά την παροχή αμφίδρομης υπηρεσίας μέσω DVB-T όπου ο server μεταδίδει πακέτα ΙΡ κατόπιν αίτησης του client :

1)     Το TCP throughput (ρυθμοαπόδοση) και

- Το ποσοστό απωλειών πακέτων

7.2. Μεθοδολογία

7.2.1. Ρυθμοαπόδοση (throughput)

Η ρυθμοαπόδοση (throughput) καθορίζει πόσα bits ανά δευτερόλεπτο μεταδίδονται σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα και υπολογίζεται με τη βοήθεια του προγράμματος IPERF. Το IPERF είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της μέγιστης ρυθμοαπόδοσης μεταξύ δύο κόμβων και αποβλέπει στη βελτιστοποίηση της σύνδεσης TCP/IP μεταξύ τους (η λειτουργία του περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα Α).

Δεδομένου ότι δε μας ενδιαφέρει τόσο η ρυθμοαπόδοση στο κανάλι επιστροφής (GPRS) όσο στο downlink – ο όγκος των δεδομένων είναι μικρός στο κανάλι επιστροφής καθώς περιλαμβάνει μόνο αιτήσεις και επιβεβαιώσεις από τον χρήστη προς τον εξυπηρετητή TCP/IP – το πρόγραμμα IPERF τρέχει σε server mode στον client και σε client mode στον server. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μελετήσουμε το throughput του καναλιού εκπομπής που μεταφέρει και το μεγαλύτερο όγκο των δεδομένων. H χρήση του γίνεται «χειρωνακτικά» αφού πρέπει να πληκτρολογήσουμε τις απαραίτητες εντολές σε κάθε μέτρηση και στις δύο πλευρές της ζεύξης (στην περίπτωσή μας είναι iperf –s στον client και iperf –c 10.0.3.33 στον server).

Όμως, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός δικτύου δε μπορεί να περιλαμβάνει μόνο το throughput του γιατί αν και μαθαίνουμε τον αριθμό των bits που εκπέμπονται  σε  ένα  δεδομένο  χρονικό διάστημα, δε γνωρίζουμε αν πρόκειται για επανεκπομπή της ίδιας πληροφορίας ή καινούριας. Επομένως, ένα άλλο εξίσου σημαντικό μέγεθος για τη μελέτη της καλής λειτουργίας ενός δικτύου είναι ο ρυθμός απωλειών των πακέτων.

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      68

7.2.2. Ρυθμός απωλειών των πακέτων – Η εντολή tcpdump

Ο ρυθμός απωλειών πακέτων μας πληροφορεί για το ποσοστό των πακέτων που χάνονται και ισούται με τον λόγο των επανεκπεμπόμενων πακέτων προς τα συνολικά εκπεμπόμενα πακέτα. Υπολογίζεται με τη βοήθεια της εντολής tcpdump που τρέχει παράλληλα με τις μετρήσεις στον server. Η εντολή αυτή αρχικοποιείται ακριβώς λίγο πριν διεξαχθεί η μέτρηση και τερματίζεται αμέσως μετά το τέλος της μέτρησης και καταγράφει λεπτομερώς την κίνηση των ΙΡ πακέτων μέσω ενός interface (eth1) σε ένα αρχείο (file_name). Έχει την εξής μορφή :

tcpdump –i –eth1 “file_name”

Η εντολή tcptrace, το «output» της οποίας φαίνεται στην επόμενη σελίδα, εμφανίζει στην οθόνη τα στοιχεία της μέτρησης που συλλέχθησαν μέσω του tcpdump και έχει την ακόλουθη μορφή :

tcptrace –l “file_name”

Μας πληροφορεί για τον αριθμό των συνολικών bytes και πακέτων που έχουν σταλεί (πεδία actual data bytes και actual data pkts αντίστοιχα) ή επανεκπεμφθεί (πεδία rexmt data bytes και rexmt data pkts αντίστοιχα). Επίσης, καταγράφει τον αριθμό των επιλεκτικών επιβεβαιώσεων που στέλνονται (πεδίο selective acknowledgements), το μέγεθος του παραθύρου που ζητείται (πεδίο mss requested) και τη ρυθμοαπόδοση της ζεύξης (πεδίο throughput). Μερικά από τα μεγέθη που μπορούμε να υπολογίσουμε με τα στοιχεία αυτά είναι :

- το ποσοστό απώλειας πακέτων (rexmt data pkts / actual data pkts ),

- το ποσοστό απώλειας bytes (rexmt data bytes / actual data bytes),

- το Maximum Transmission Unit  MTU ( = MSS + IP Headers),

- το throughput και

- το TCP Window Size ( = 64 x 2adv wind scale).

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        69

1 arg remaining, starting with 'telikh128_J5'

Ostermann's tcptrace -- version 6.4.2 -- Sat May 3, 2003

2096 packets seen, 2074 TCP packets traced

elapsed wallclock time: 0:00:16.105429, 130 pkts/sec analyzed

trace file elapsed time: 0:02:06.916086

TCP connection info:

1 TCP connection traced:

TCP connection 1:

host a:        10.0.0.4:3990

host b:        10.0.3.33:5001

complete conn: no	(SYNs: 2)  (FINs: 0)

first packet:  Tue Nov  4 11:54:26.180258 2003

last packet:   Tue Nov  4 11:56:33.096345 2003

elapsed time:  0:02:06.916086

total packets: 2074

filename:      telikh128_J5

a->b:				      	b->a:

total packets: 		1321		total packets: 		753

ack pkts sent:		1319	              ack pkts sent: 		753

pure acks sent: 	1                          	pure acks sent: 		752

sack pkts sent:	0          		sack pkts sent: 		69

max sack blks/ack: 	0         	              max sack blks/ack: 	1

unique bytes sent:  	1840432		unique bytes sent: 	0

actual data pkts: 	1318                   	actual data pkts: 		0

actual data bytes:	1907040             	actual data bytes:		0

rexmt data pkts: 	47                         rexmt data pkts: 		0

rexmt data bytes:	66609                  	rexmt data bytes: 		0

zwnd probe pkts:	0                          	zwnd probe pkts: 		0

zwnd probe bytes: 	0                        	zwnd probe bytes: 	0

outoforder pkts: 	0                          	outoforder pkts: 		0

pushed data pkts: 	13                      	pushed data pkts: 	0

SYN/FIN pkts sent: 	2/0                  	SYN/FIN pkts sent: 	1/0

req 1323 ws/ts: 	Y/Y                      	req 1323 ws/ts: 		Y/Y

adv wind scale: 	3                          	adv wind scale: 		1

req sack: 		Y                          	req sack: 		Y

sacks sent: 		0                          	sacks sent: 		69

urgent data pkts: 	0 pkts                  	urgent data pkts: 		0 pkts

urgent data bytes: 	0 bytes               	urgent data bytes: 	0 bytes

mss requested: 	1460 bytes           mss requested: 		1460 bytes

max segm size: 	1448 bytes           max segm size:  		0 bytes

min segm size: 	24 bytes               min segm size:  		0 bytes

avg segm size: 	1446 bytes           avg segm size:  		0 bytes

max win adv: 		5840 bytes       	max win adv:  		128000 bytes

min win adv: 		5840 bytes 	min win adv:  		126552 bytes

zero win adv:  		0 times  		zero win adv:  		0 times

avg win adv: 		5840 bytes   	avg win adv:  		127578 bytes

initial window: 		24 bytes   	initial window:  		0 bytes

initial window: 		1 pkts         	initial window:  		0 pkts

ttl stream length:  	NA            	ttl stream length:  		NA

missed data:  		NA            	missed data:  		NA

truncated data: 	1867506 bytes  	truncated data:   		0 bytes

truncated packets: 	1317 pkts 	truncated packets:  	0 pkts

data xmit time: 	123.064 secs 	data xmit time:  		0.000 secs

idletime max: 		2999.1 ms  	idletime max:  		2104.8 ms

throughput: 		14501 Bps        	throughput:   		0 Bps

Πέρα όμως από αριθμητικά δεδομένα, είναι δυνατό να εμφανίσουμε και μια σειρά από γραφήματα με βάση τα στοιχεία που συλλέχθησαν. Τα γραφήματα σχηματίζονται   και   για   τις   δύο   κατευθύνσεις   μιας   ζεύξης   (a2b  και  b2a)   και

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      70

απεικονίζουν το transmission line (tline), το round trip time (rtt), το time sequence graph (tsg), το throughput (tput) και το  το μέγεθος των ανεπιβεβαίωτων δεδομένων (owin) συναρτήσει του χρόνου. Η λίστα των γραφημάτων που σχηματίζονται είναι :

a_b_tline.xpl			a2b_owin.xpl			a2b_rtt.xpl

b2a_tsg.xpl 			a2b_tput.xpl			a2b_tsg.xpl

b2a_owin.xpl			b2a_rtt.xpl			b2a_tput.xpl

Στο Σχήμα 7.1. φαίνεται το round trip time, δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που στέλνεται ένα πακέτο μέχρι να έρθει η επιβεβαίωσή του, συναρτήσει του χρόνου που διαρκεί η μετάδοση των δεδομένων. Παρατηρούμε ότι το round trip time στο δίκτυό μας είναι περίπου 850msec, με τα 800msec να οφείλονται στο dummynet που προσομοιώνει την καθυστέρηση που εισάγεται από το GPRS και τα 50msec να οφείλονται στο DVB-T.

Σχήμα 7.1. Round Trip Time (RTT) συναρτήσει του χρόνου

Στο σχήμα 7.2. φαίνεται η αλληλουχία των πακέτων που στέλνονται κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης. Η κάτω γραμμή απεικονίζει τις επιβεβαιώσεις ενώ τα γράμματα R και S συμβολίζουν τις επανεκπομπές (Retransmission) και τις επιλεκτικές επιβεβαιώσεις (Selective acknowledgement) αντίστοιχα.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                   71

Σχήμα 7.2. Time Sequence Graph (TSG)

Στο επόμενο σχήμα βλέπουμε τον αριθμό των ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών (σε bytes) κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Είναι ουσιαστικά η αναπαράσταση του παραθύρου συμφόρησης (congestion window) το οποίο μειώνεται με τις απώλειες.

Σχήμα 7.3. Παράθυρο συμφόρησης (congestion window)

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      72

Τέλος, στο σχήμα 7.4. φαίνεται η ρυθμοαπόδοση που επιτυγχάνεται στη ζεύξη συναρτήσει του χρόνου. Με τη λεπτή γραμμή απεικονίζεται ο στιγμιαίος μέσος όρος ενώ η παχιά γραμμή αναπαριστάνει τον κυλιόμενο μέσο όρο.

Σχήμα 7.4. Ρυθμοαπόδοση (throughput) συναρτήσει του χρόνου

Οι μετρήσεις που ακολουθούν διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και διακρίνονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά μια σειρά προκαταρκτικών μετρήσεων που έγιναν με σκοπό να βρούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν το σύστημά μας και να ρυθμίσουμε τις τελικές του παραμέτρους. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει όλες τις μετρήσεις που έγιναν για τη μελέτη και αξιολόγηση του δικτύου μας.

7.3. Προκαταρκτικές μετρήσεις

Στο πρώτο μέρος των μετρήσεων προσπαθήσαμε να βρούμε αν διαφορετικές ρυθμίσεις των παραμέτρων του συστήματος θα επηρέαζαν σημαντικά τις μετρήσεις. Επιχειρήσαμε λοιπόν να αλλάξουμε το σχήμα της διαμόρφωσης, το διάστημα φρούρησης (guard interval) και το code rate στον διαμορφωτή καθώς και να εξετάσουμε κατά πόσο η καθυστέρηση που εισάγεται μέσω του dummynet στη ζεύξη μεταξύ client και server επηρεάζει το throughput. Άλλες παράμετροι που παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη του συστήματος είναι το μέγεθος παραθύρου   TCP  (8k, 16k, 32k, 64k, 128k, 256k, 512k),   τα   SACKS   (Selective

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                73

Acknowledgements / επιλογές YES και NO) και το μέγεθος MTU (Maximum Transmission Unit / επιλογή 500 - 1500). Οι πίνακες 7.1 έως 7.4 περιλαμβάνουν τις κυριότερες μετρήσεις που έγιναν για αυτό το σκοπό.

| Constellation | Guard interval | Throughput (Bit rate) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Χωρίς switch | Με switch |
| QPSK | 1/4 | 2.07 Mbps | 794 Kbps |
|  | 1/8 | 2.07 Mbps | 1.08 Mbps |
|  | 1/16 | 2.12 Mbps | 1.11 Mbps |
|  | 1/32 | 2.11 Mbps | 1.29 Mbps |
| 16QAM | 1/4 | 2.26 Mbps | 1.36 Mbps |
|  | 1/8 | 2.43 Mbps | 1.44 Mbps |
|  | 1/16 | 2.44 Mbps | 1.56 Mbps |
|  | 1/32 | 2.46 Mbps | 1.60 Mbps |
| 64QAM | 1/4 | 2.44 Mbps | 1.57 Mbps |
|  | 1/8 | 2.47 Mbps | 1.63 Mbps |
|  | 1/16 | 2.45 Mbps | 1.79 Mbps |
|  | 1/32 | 2.47 Mbps | 1.87 Mbps |

Πίνακας 7.1 Η ρυθμοαπόδοση του συστήματος  για code rate = 5/6

| Constellation | Code rate | Throughput (Bit rate) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Χωρίς switch | Με switch |
| QPSK | 1/2 | 1.98 Mbps | 899 Kbps |
|  | 2/3 | 1.99 Mbps | 1.07 Mbps |
|  | 3/4 | 2.05 Mbps | 680 Kbps |
|  | 5/6 | 2.07 Mbps | 1.08 Mbps |
|  | 7/8 | 2.07 Mbps | 1.11 Mbps |
| 16QAM | 1/2 | 2.41 Mbps | 1.43 Mbps |
|  | 2/3 | 2.42 Mbps | 1.68 Mbps |
|  | 3/4 | 2.43 Mbps | 1.75 Mbps |
|  | 5/6 | 2.43 Mbps | 1.44 Mbps |
|  | 7/8 | 2.43 Mbps | 1.54 Mbps |
| 64QAM | 1/2 | 2.43 Mbps | 1.81 Mbps |
|  | 2/3 | 2.43 Mbps | 1.72 Mbps |
|  | 3/4 | 2.45 Mbps | 1.62 Mbps |
|  | 5/6 | 2.47 Mbps | 1.63 Mbps |
|  | 7/8 | 2.47 Mbps | 1.59 Mbps |

Πίνακας 7.2 Η ρυθμοαπόδοση του συστήματος  για guard interval = 1/8

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      74

| Delay | Throughput (Bit rate) χωρίς switch | Throughput (Bit rate) με switch |
| --- | --- | --- |
| 0 ms | 2.23 Mbps | 1.61 Mbps |
| 50 ms | 1.18 Mbps | 1.02 Mbps |
| 100 ms | 825 Kbps | 666 Kbps |
| 150 ms | 629 Kbps | 515 Kbps |
| 200 ms | 466 Kbps | 387 Kbps |
| 250 ms | 404 Kbps | 308 Kbps |
| 300 ms | 342 Kbps | 291 Kbps |
| 350 ms | 296 Kbps | 226 Kbps |
| 400 ms | 267 Kbps | 206 Kbps |
| 450 ms | 233 Kbps | 191 Kbps |
| 500 ms | 217 Kbps | 165 Kbps |

Πίνακας 7.3 Η ρυθμοαπόδοση του συστήματος  για διάφορες τιμές καθυστέρησης στο dummynet και TCP Window Size = 16K

| TCP Window Size | MTU | Throughput (Bit rate) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Χωρίς switch | Με switch |
| 64k | 500 | 524 Kbps | 50.6 Kbps |
|  | 700 | 533 Kbps | 88.2 Kbps |
|  | 1000 | 539 Kbps | 76.8 Kbps |
|  | 1200 | 542 Kbps | 195 Kbps |
|  | 1500 | 551 Kbps | 212 Kbps |
| 128k | 500 | 1.01 Mbps | 81.8 Kbps |
|  | 700 | 1.03 Mbps | 81.9 Kbps |
|  | 1000 | 1.05 Mbps | 95.7 Kbps |
|  | 1200 | 1.05 Mbps | 134 Kbps |
|  | 1500 | 1.07 Mbps | 141 Kbps |
| 512k | 500 | 2.27 Mbps | 65.8 Kbps |
|  | 700 | 3.40 Mbps | 73.8 Kbps |
|  | 1000 | 3.55 Mbps | 79.6 Kbps |
|  | 1200 | 3.59 Mbps | 83.8 Kbps |
|  | 1500 | 3.65 Mbps | 93.9 Kbps |

Πίνακας 7.4 Η ρυθμοαπόδοση του συστήματος για διάφορες τιμές

TCP Window Size και MTU

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                75

Σημείωση 1 : Ο διακόπτης στις παραπάνω μετρήσεις έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι ανοικτός για TB = 1.23msec και κλειστός για ΤG = 1sec.

Σημείωση 2 : Για τις μετρήσεις που φαίνονται στους Πίνακες 7.3. και 7.4., ρυθμίσαμε τις παραμέτρους του διαμορφωτή έτσι ώστε το σχήμα διαμόρφωσης να είναι 64QAM, το code rate να είναι 2/3 και το guard interval 1/4.

Παρατηρούμε ότι, αυξάνοντας τη καθυστέρηση που εισάγει το dummynet στη ζεύξη μεταξύ του client και του server, μειώνεται σημαντικά το throughput. Ωστόσο, επειδή μας ενδιαφέρει να εξομοιώσουμε το δίκτυο GPRS, επιλέγουμε καθυστέρηση ίση με 800msec, που είναι η ελάχιστη που αυτό εισάγει, όπως βρέθηκε από προηγούμενες μετρήσεις. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του dummynet θα μπορούσαμε να περιορίσουμε και το εύρος ζώνης συχνοτήτων οπότε η απόδοση της ζεύξης θα χειροτέρευε. Τέλος, είναι φανερό ότι όσο μεγαλώνει το TCP Window Size, τόσο πιο πολλά bits μεταδίδονται ενώ όσο αυξάνεται το MTU, αυξάνεται και το throughput.

7.4. Τελικό configuration του συστήματος

Με βάση τις παρατηρήσεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούμε να ορίσουμε το τελικό configuration του συστήματος ως εξής :

# Σταθερά μεγέθη

Maximum Transmission Unit Size (MTU) = 1500

SACKS (Selective ACKnowledgementS) = ON

Παράμετροι διαμόρφωσης COFDM

Frequency = 602 MHz (channel 37 της μπάντας UHF)

Σχήμα Διαμόρφωσης = 64QAM

Διάστημα Φρούρησης = 1/4

Code Rate = 2/3

Παράμετροι Dummynet

Delay = 800 msec

Bandwidth = unlimited

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      76

# Μεταβλητά μεγέθη

TCP Window Size = { 8k, 16k, 32k, 64k, 128k, 256k, 512k}

τGOOD = {10, 30, 50, 70, 100, 300, 500, 700, 1000, 3000, 5000} msec

τBAD = {0,1  0,3  0,5  0,7  1,  3,  5,  7,  10,  30,  50,  70,  100} msec

Οι μετρήσεις που θα πρέπει να πάρουμε αφορούν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των παραπάνω μεταβλητών μεγεθών. Επειδή όμως το σήμα είναι πολύ ασθενές ή χάνεται όταν ο λόγος του μέσου χρόνου μετάδοσης του σήματος προς τη μέση διάρκεια των διαλείψεων είναι κάτω από 10, θέτουμε τον εξής περιορισμό :

Οι μετρήσεις για τις οποίες ισχύει  τBAD ( τGOOD /10 δεν λαμβάνονται γιατί οι διαλείψεις είναι πολύ μεγάλες και το TCP δε μπορεί να ανανήψει .

Όσον αφορά τις τιμές που επιλέξαμε για τα μεγέθη τBAD και τGOOD παραθέτουμε στη συνέχεια το θεωρητικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο βασίζονται :

Aναφέρεται στη βιβλιογραφία η σχέση που συνδέει το Level Crossing Rate για ένα flat-fading κανάλι Rayleigh:

(4)     όπου      (5)

( v η ταχύτητα του κινητού δέκτη και f η συχνότητα του φέροντος, εδώ 602MHz ).

Στη σχέση (4), το ρ εκφράζει τον λόγο του επιπέδου RT ως προς το οποίο μετράται το LCR της RMS τιμής της περιβάλλουσας. Το τελευταίο πρέπει να είναι ίσο με το κατώφλι λειτουργίας του δέκτη DVB-T για συγκεκριμένες παραμέτρους διαμόρφωσης, ούτως ώστε το LCR να ισούται με το ρυθμό μετάβασης από την κατάσταση BAD στην GOOD. Το ρ μπορεί να εκφραστεί ως λόγος ισχύων και στη συνέχεια σηματοθορυβικών λόγων αν διαιρεθεί αριθμητής και παρονομαστής με την ισχύ του θορύβου NB στον δέκτη στο εύρος ζώνης του σήματος DVB-T (7.6 MHz).

(6)

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                    77

όπου M το περιθώριο (SNR margin) σε dB μεταξύ του SNR στον δέκτη και του κατωφλίου SNR για λήψη DVB-T με τις συγκεκριμένες παραμέτρους μετάδοσης. Οι τιμές κατωφλίου παρατίθενται στο Annex A του ETS 300 744 και κυμαίνονται από 3.1dB (QPSK, CR1/2) μέχρι 20.1dB (64QAM, CR7/8).

Λόγω της εξίσωσης του RT με το επίπεδο κατωφλίου, προκύπτει ότι το NR ισούται με τον ρυθμό μετάβασης από την κατάσταση BAD στην GOOD. Συνεπώς:

(7)

Είναι επίσης γνωστό από το βιβλιογραφία ότι η μέση διάρκεια της κατάστασης BAD (Average Fade Duration –AFD) για το συγκεκριμένο μοντέλο ισούται με:

(8)

‘Ετσι προκύπτουν τα διαγράμματα τα οποία μας δίνουν μια ιδέα για την τιμή των διαλείψεων που θα έπρεπε να εξετάσουμε κατά τη διάρκεια των μετρήσεων προκειμένου να εξομοιωθεί ένας κινητός δέκτης.

Σχήμα 7.5 Μέση διάρκεια G/B State συναρτήσει της ταχύτητας του κινητού

δέκτη για διαφορά τιμής περιβάλλουσας από αυτό του κατωφλίου κατά 5 dB

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      78

Σχήμα 7.6. Μέση διάρκεια G/B State συναρτήσει της ταχύτητας του κινητού

δέκτη για διαφορά τιμής περιβάλλουσας από αυτό του κατωφλίου κατά 15 dB

7.5. Τελικές μετρήσεις

Έχοντας παρουσιάσει την μεθοδολογία των μετρήσεων και τις παραμέτρους τις οποίες θα μεταβάλλουμε για να μελετήσουμε το σύστημά μας, απομένει να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή των τελικών μετρήσεων. Οι αναλυτικοί πίνακες με τα μετρούμενα μεγέθη παρουσιάζονται στο παράρτημα Γ ενώ ακολουθεί μια σειρά από γραφικές παραστάσεις με βάση τις παρατηρούμενες τιμές των μεγεθών.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                79

Throughput συναρτήσει των τιμών των  τBAD  και τGOOD

Σχήμα 7.7. Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 8k

Σχήμα 7.8. Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 16k

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      80

Σχήμα 7.9. Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 32k

Σχήμα 7.10. Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 64k

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                    81

Σχήμα 7.11. Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 128k

Σχήμα 7.12. Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 256k

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      82

Σχήμα 7.13. Ρυθμοαπόδοση για TCP Window Size 512k

Παρατηρώντας τα τρισδιάστατατα διαγράμματα 7.7. έως 7.13. βλέπουμε ότι, όταν ο λόγος τGOOD προς τBAD είναι μεγαλος, δηλαδή όταν η διάρκεια που μεταδίδονται τα δεδομένα χωρίς σφάλματα είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη διάρκεια που υφίστανται επίπεδες διαλείψεις, η ρυθμοαπόδοση είναι μεγάλη. Αυτό όμως προκύπτει και από τη λογική διότι όταν το σήμα δεν υποφέρει από μεγάλες διαλείψεις δε θα χάνονται τόσα πακέτα.

Ωστόσο, πέρα από την εξάρτηση από τις τιμές των τGOOD και τBAD, μπορούμε να πούμε ότι η ρυθμοαπόδοση είναι άμεσα συνδεδεμένη και με το μέγεθος του παραθύρου ΤCP. Έτσι καθώς αυξάνεται το TCP Window Size, αυξάνεται και η ρυθμοαπόδοση, όπως φαίνεται στα προαναφερθέντα διαγράμματα.

Ρυθμός απωλειών συναρτήσει των τιμών των  τBAD  και τGOOD

Με παρόμοιο τρόπο προκύπτουν τα δισδιάστατα διαγράμματα 7.14. έως 7.24. για το ποσοστό απωλειών πακέτων. Σε αυτήν την περίπτωση οι απώλειες αυξάνονται καθώς μειώνεται ο λόγος τGOOD προς τBAD οπότε το σήμα υπόκειται μεγάλες διαλείψεις.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                   83

Σχήμα 7.14. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 10msec

Σχήμα 7.15. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 30msec

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      84

Σχήμα 7.16. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 50msec

Σχήμα 7.17. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 70msec

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                    85

Σχήμα 7.18. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 100msec

Σχήμα 7.19. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 300msec

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      86

Σχήμα 7.20. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 500msec

Σχήμα 7.21. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 700msec

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                    87

Σχήμα 7.22. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 1000msec

Σχήμα 7.23. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 3000msec

Aσύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      88

Σχήμα 7.24. Ποσοστό απώλειας πακέτων για τGOOD 5000msec

Από τα παραπάνω διαγράμματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, καθώς αυξάνεται η μέση χρονική διάρκεια των διαλείψεων (τBAD), αυξάνονται και οι απώλειες πακέτων. Επίσης, παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται ο λόγος τGOOD  προς τΒΑD, μειώνεται το ποσοστό των απωλειών. Έτσι, για τGOOD ίσο με 10msec, παρατηρείται ποσοστό απωλειών που φτάνει ακόμα και το 85% των συνολικά εκπεμπόμενων πακέτων. Αλλά για τGOOD  ίσο με 100msec, 1000msec και 5000msec,  αγγίζει περίπου το 62%, 32% και 10% των συνολικά εκπεμπόμενων πακέτων αντίστοιχα. Τέλος παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά του καναλιού δεν διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τις απώλειες για διαφορετικά μεγέθη παραθύρου TCP. Επομένως, το ποσοστό απωλειών των πακέτων δεν εξαρτάται τόσο από το μέγεθος παραθύρου TCP όσο από τα τGOOD και τΒΑD.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      89

Επίλογος

# Σύντομη ανασκόπηση της διπλωματικής εργασίας

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε ένα ασύμμετρο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων που προκύπτει από τον συνδυασμό της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) με τα υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά συστήματα νέας γενιάς (GPRS – 2,5G) για εφαρμογές που αφορούν κυρίως κινούμενους χρήστες. Η μετάδοση ευρυζώνιων δεδομένων γίνεται μέσω του DVB-T που είναι ένα πρότυπο με κυρίαρχο ρόλο όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια αγορά, ενώ το κανάλι επιστροφής – που είναι απαραίτητο για την αποστολή αιτήσεων και επιβεβαιώσεων στις αμφίδρομες εφαρμογές – υλοποιείται από το GPRS. Αναλύθηκε η αρχιτεκτονική του ασύμμετρου δικτύου DVB-T / GPRS, εξετάστηκαν τα επιμέρους στοιχεία του, καθορίστηκαν οι βασικές παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται η συμπεριφορά του και μετρήθηκαν οι επιδόσεις του.

Η σύγκλιση των κινητών τηλεπικοινωνιών και της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης είναι γεγονός ;

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της βασικής δουλειάς για την μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση έχει ολοκληρωθεί, εξακολουθούν να εμφανίζονται καινούριες ευκαιρίες σαν αποτέλεσμα αυτής της μετάβασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι η JTC Broadcast συνεχίζει να καθορίζει προδιαγραφές για το set-top box για να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση μέσω άλλων δικτύων, όπως είναι αυτό των κινητών τηλεπικοινωνιών (GSM / GPRS), το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN), το ISDN καθώς και τα καλωδιακό και δορυφορικό δίκτυα.

Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη βάση στην αναζήτηση τρόπων με τους οποίους θα μπορέσει το σήμα να μεταφέρει νέα είδη υπηρεσιών, ειδικότερα των αμφίδρομων και αυτών που σχετίζονται με το Internet ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες ψηφιακής εκπομπής να επεκταθούν, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν πράγματα που ούτε καν φαντάζονταν όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτή η τεχνολογία.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                      90

Σε μια γρήγορα μεταβαλλόμενη αγορά που απαιτεί απλή και φθηνή πρόσβαση σε αμφίδρομες πολυμεσικές υπηρεσίες μεγάλων ρυθμών μετάδοσης, η συνεργασία του τομέα των τηλεπικοινωνιών με αυτόν της ψηφιακής μετάδοσης δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει προσιτές και αποδοτικές λύσεις. Ήδη, διεθνείς τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί όπως το UMTS forum εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο σύγκλισης των προσωπικών τηλεπικοινωνιών τρίτης γενιάς με τις σύγχρονες πλατφόρμες ψηφιακής τηλεόρασης. Τη στιγμή μάλιστα που το ψηφιακό κανάλι αποτελεί τον σίγουρο διάδοχο των τηλεοπτικών αναλογικών συστημάτων, έστω και υπό έναν ασαφή χρονικό ορίζοντα, οι ταχείες υπηρεσίες δεδομένων θα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της τηλεόρασης του μέλλοντος.

Όλα δείχνουν ότι τέτοιου τύπου υβριδικά ασύμμετρα δίκτυα, σαν αυτό που παρουσιάστηκε στην εργασία αυτή, θα τύχουν ευρείας αποδοχής και εμπορικής εφαρμογής όταν τα σύγχρονα συστήματα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης αντικαταστήσουν στα προσεχή χρόνια τα υπάρχοντα αναλογικά. Για το λόγο αυτό, προτείνεται περαιτέρω έρευνα του προτεινόμενου συστήματος υπό κανονικές συνθήκες ασύρματης εκπομπής καθώς και η υλοποίησή του για την παροχή περισσότερων αμφίδρομων υπηρεσιών.

### Παραρτήματα

Παράρτημα Α : IPERF

Παράρτημα B : Dummynet

Παράρτημα Γ : Αναλυτικοί Πίνακες Μετρήσεων

Παράρτημα Δ : Data Sheet του διακόπτη ZSDR-230

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                    93

Παράρτημα Α

IPERF

To IPERF είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε το μέγιστο εύρος ζώνης συχνοτήτων TCP ή UDP σε μια συγκεκριμένη ζεύξη. Διοχετεύοντας όσο πιο μεγάλη κίνηση TCP ή UDP μπορεί, όσο πιο γρήγορα γίνεται σε μια σύνδεση μεταξύ δύο μηχανών, το IPERF μπορεί  να ανακαλύψει τη μέγιστη ρυθμοαπόδοση (throughput) μεταξύ τους, χωρίς να ελέγχει τους ενδιάμεσους κόμβους και δρομολογητές. Αυτό το εργαλείο λοιπόν είναι ιδιατέρως χρήσιμο στον καθορισμό του όγκου των δεδομένων που μπορεί να υποστηριχθεί από συνδέσεις μεταξύ δύο μηχανών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει παράλληλα ρεύματα μεταφοράς, εάν οι κατάλληλες βιβλιοθήκες είναι εγκατεστημένες, και να έχει μέγεθος παραθύρου που καθορίζεται από τον χρήστη για τις μεταφορές στο δίκτυο.

Ο πρωταρχικός στόχος όμως του προγράμματος IPERF είναι να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία μιας σύνδεσης TCP μέσα από ένα συγκεκριμένο μονοπάτι. Το πιο θεμελιώδες βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η ρύθμιση του μεγέθους του παραθύρου TCP (TCP window size), το οποίο ελέγχει πόσα δεδομένα μπορούν να βρίσκονται στο δίκτυο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Εάν το μέγεθος παραθύρου TCP είναι πάρα πολύ μικρό, ο πομπός θα είναι άεργος (idle) κατά περιόδους και θα έχει χαμηλή απόδοση. Η θεωρητική τιμή που χρησιμοποιείται είναι το λεγόμενο bandwidth delay product, που ισούται με το παρακάτω γινόμενο :

bottlenck bandwidth * round trip time

Η τιμή αυτή αποτελεί ένα αρχικό σημείο για τον υπολογισμό του βέλτιστου μεγέθους παραθύρου – θέτοντάς τον μεγαλύτερο ή μικρότερο, μπορούμε να παραγάγουμε καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχει, ωστόσο, ένα ανώτατο όριο για το μέγεθος του παραθύρου που μπορεί να τεθεί. Αυτό μπορεί να είναι τόσο χαμηλό όσο τα 64KB, ή τόσο υψηλό όσο αρκετά ΜΒ. Το IPERF προσπαθεί να ανιχνεύσει πότε ισχύει ο περιορισμός και δίνει μια προειδοποίηση ότι τα πραγματικά και ζητούμενα μεγέθη παραθύρου δεν είναι ίσα.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        94

Συνοπτικά, μερικές χαρακτηριστικές λειτουργίες του IPERF που αφορούν το TCP είναι :

- Η μέτρηση του εύρους ζώνης συχνοτήτων

- Η αναφορά για τα μεγέθη MSS/MTU (Maximum Segment Size / Maximum Transfer Unit).

- Η υποστήριξη του μεγέθους παραθύρου του TCP μέσω των προσωρινών χώρων αποθήκευσης.

- Η λειτουργία multi-thread αν  είναι διαθέσιμα τα pthreads και τα Win32 threads οπότε ο client και ο server μπορούν να έχουν πολλαπλές ταυτόχρονες συνδέσεις.

Για να λειτουργήσει το Iperf είναι απαραίτητο να τρέχει ένα αντίγραφο του προγράμματος σε κάθε ένα από τους δύο «τερματικούς» κόμβους της ζεύξης. Στον δέκτη πληκτρολογούμε λοιπόν την εντολή :

iperf  -s

Ένας χρήστης μπορεί να αρχικοποιηθεί από την πλευρά του πομπού, με την ακόλουθη εντολή που τον συνδέει με έναν server που έχει την συγκεκριμένη διεύθυνση IP :

iperf  -c <destination IP>

Οι εντολές μπορούν να προσδιοριστούν με τα επιθέματα Κ (kilo-) και             M (mega-) ενώ το ενδιάμεσο εύρος ζώνης συχνοτήτων, το jitter και οι αναφορές για απώλειες τυπώνονται περιοδικά και σε προκαθορισμένο χρόνο με τις καλύτερες μονάδες για το μέγεθος τους.  Επιπλέον, το πρόγραμμα μπορεί να τρέξει για κάποιο προκαθορισμένο χρόνο και όχι για όσο διαρκέσει η μεταφορά ενός συγκεκριμένου όγκου δεδομέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε μια εντολή που εμφανίζει αναφορά για το bandwidth κάθε 2sec και για 60sec συνολικά :

iperf  -c <destination IP> -t60 –i2

Υπάρχει βέβαια μια πληθώρα επιλογών αλλά δεν είναι σκοπός του παρόντος παραρτήματος η ανάλυση όλων των επιλογών.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                   95

Ένα απλό παράδειγμα ενός session μεταξύ δύο κόμβων φαίνεται στη συνέχεια. Παρατηρούμε ότι, χρησιμοποιώντας κατάλληλο μέγεθος παραθύρου TCP (προσδιορίζεται μέσω των προαναφερόμενων εντολών με «επίθεμα» -w xxxx, όπου xxxx είναι το μέγεθος του παραθύρου), βελτιώνεται η απόδοση του εύρους ζώνης συχνοτήτων.

node2> iperf -s

--------------------------------------------------------------

Server listening on TCP port 5001

TCP window size: 60.0 KByte (default)

--------------------------------------------------------------

[  4] local <IP Addr node2> port 5001 connected with <IP Addr

node1> port 2357

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  4]  0.0-10.1 sec   6.5 MBytes   5.2 Mbits/sec

node1> iperf -c node2

--------------------------------------------------------------

Client connecting to node1, TCP port 5001

TCP window size: 59.9 KByte (default)

--------------------------------------------------------------

[  3] local <IP Addr node1> port 2357 connected with <IP Addr

node2> port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  3]  0.0-10.0 sec   6.5 MBytes   5.2 Mbits/sec

node2> iperf -s -w 130k

-----------------------------------------------------------

Server listening on TCP port 5001

TCP window size:  130 KByte

-----------------------------------------------------------

[  4] local <IP Addr node 2> port 5001 connected with <IP

Addr node 1> port 2530

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  4]  0.0-10.1 sec  19.7 MBytes  15.7 Mbits/sec

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        96

node1> iperf -c node2 -w 130k

--------------------------------------------------------------

Client connecting to node2, TCP port 5001

TCP window size:  129 KByte (WARNING: requested  130 KByte)

--------------------------------------------------------------

[  3] local <IP Addr node1> port 2530 connected with <IP  Addr

node2> port 5001

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth

[  3]  0.0-10.0 sec  19.7 MBytes  15.8 Mbits/sec

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        97

Παράρτημα B

Dummynet

Το dummynet είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που σχεδιάστηκε αρχικά για την εξέταση των πρωτοκόλλων διαδικτύου αλλά χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την διαχείριση του εύρους ζώνης. Εξομοιώνει  περιορισμούς του εύρους ζώνης και των ουρών, καθυστερήσεις, απώλεια πακέτων και πολυδιαδρομικά αποτελέσματα. Επίσης υλοποιεί μια παραλλαγή της Δίκαιας Σταθμισμένης Ουράς (Weighted Fair Queueing) που ονομάζεται WF2Q+. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σταθμούς εργασίας των χρηστών ή σε μηχανήματα FreeBSD που συμπεριφέρονται ως γέφυρες ή δρομολογητές.

Appl.

dummynet

Network

Το dummynet λειτουργεί αναχαιτίζοντας πακέτα (που επιλέγονται μέσω των εντολών ipfw, όπου το ipfw είναι ένα από τα FreeBSD firewalls) κατά την διαδρομή τους μέσα από τη στοίβα πρωτοκόλλου και τα περνά μέσω ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων που ονομάζονται ουρές (queues) και σωλήνες (pipes). Τα queues και pipes εξομοιώνουν τα αποτελέσματα των περιορισμών του εύρους ζώνης, τις καθυστερήσεις διάδοσης, τις απώλειες πακέτων και το πολυδιαδρομικό φαινόμενο. Τα pipes είναι κανάλια ορισμένου εύρους ζώνης ενώ οι ουρές (queues) αποτελούνται από ουρές πακέτων που χαρακτηρίζονται από κάποιο βάρος και μοιράζονται το εύρος ζώνης του σωλήνα στον οποίο είναι συνδεδεμένα ανάλογα με το βάρος τους.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                        98

Κάθε pipe και queue μπορούν να τροποποιηθούν ξεχωριστά οπότε μπορούν  να  εφαρμοστούν  διαφορετικές  καθυστερήσεις  και  περιορισμοί σε διαφορετική κίνηση σύμφωνα με τους κανόνες ipfw (επιλέγοντας π.χ. ένα συγκεκριμένο είδος πρωτοκόλλου, ορισμένες διευθύνσεις ή κάποιο εύρος θυρών). Τα queues και pipes μπορούν επίσης να δημιουργηθούν δυναμικά οπότε χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κανόνων μπορούν να εφαρμοστούν ανεξάρτητοι περιορισμοί σε όλους τους host σε ένα υποδίκτυο ή σε όλα τα είδη κίνησης. Τέλος, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός από pipes ώστε να εξομοιωθούν δίκτυα με πολλαπλές ζεύξεις και διαδρομές μεταξύ της πηγής και του προορισμού.

Σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές διαμόρφωσης της κίνησης που τρέχουν στο περιβάλλον του χρήστη, όλη η επεξεργασία που αφορά το dummynet γίνεται στον πυρήνα. Πράγματι, κατά τη μεταφορά πακέτων μέσω των pipes δεν αντιγράφονται δεδομένα αλλά «ανακατεύονται» οι δείκτες. Έτσι το dummynet μπορεί να χειριστεί χιλιάδες pipes με κόστος O(logN), όπου Ν ο αριθμός των ενεργών pipes.

Το dummynet ελέγχεται πλήρως από τις εντολές ipfw και από τις μεταβλητές sysctl. Η βασική δομή των εντολών ipfw είναι :

## Ipfw add [N] [prob X] action PROTO from SRC to DST [options]

όπου  Ν είναι ο αριθμός της εντολής

Χ είναι  ένας  αριθμός  μεταξύ του 0 και του 1 ο οποίος, όταν είναι παρών,

εκφράζει μια πιθανότητα

action είναι μια από τις ενέργειες  που μπορούν  να  υλοποιηθούν  (allow,

deny,  skipto  N,  pipe  N  κτλ. ).  Για  να  στείλουμε  ένα πακέτο  σε  ένα

dummynet  pipe, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή pipe N.

PROTO είναι ο τύπος του πρωτοκόλλου που θέλουμε να αντιστοιχήσουμε

(IP,TCP,UDP,…).

SRC   και   DST   προσδιορίζουν   τις   διευθύνσεις   της   πηγής   και   του

προορισμού.

options   μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  δημιουργήσουμε ένα είδους

φίλτρου   για   πακέτα    που    έρχονται   από   ή   κατευθύνονται   προς

συγκεκριμένα interfaces ή και για άλλες λειτουργίες.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                    99

Οι κυριότερες εντολές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων για τον έλεγχο των dummynet pipes είναι οι ακόλουθες :

- Ipfw pipe NN config …

Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ή την αλλαγή των παραμέτρων ενός pipe. ΝΝ είναι ο αριθμός του pipe και μπορεί να λάβει τιμές από 1 έως 65535. Οι βασικοί παράμετροι που μπορούν να αλλάξουν είναι :

  - Το εύρος ζώνης συχνοτήτων με την εντολή

### Ipfw pipe NN config bw AΑunit

όπου ΑΑ είναι το εύρος ζώνης συχνοτήτων που δίνουμε στο pipe και unit (που ακολουθεί χωρίς να μεσολαβεί κάποιο κενό) μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα bit/s, Kbit/s, Mbit/s, Byte/s, Kbyte/s, Mbyte/s. Όταν το εύρος ζώνης συχνοτήτων είναι ίσο με το 0 ή δεν αναφέρουμε αυτήν την επιλογή, δεν θα ισχύει κανένας περιορισμός.

- Η καθυστέρηση με την εντολή

### Ipfw pipe NN config delay AΑ ms

που θέτει την καθυστέρηση μετάδοσης ίση με ΑΑ ms.

- ipfw pipe show : Η εντολή αυτή εμφανίζει όλες τις παραμέτρους  του pipe.

- ipfw pipe NN delete : Η εντολή αυτή διαγράφει ένα μόνο pipe.

- Ipfw pipe flush : Η εντολή αυτή διαγράφει όλα τα pipes.

Τελειώνοντας αναφέρουμε τις εντολές που χρησιμοποιήσαμε για το σύστημά μας για να δημιουργήσουμε μια νοητή διαδρομή που να διοχετεύει μόνο την κίνηση που απευθύνεται από τον client στον server και να εισάγει καθυστέρηση της τάξης των 800 ms στην διαδρομή αυτή .

Ifconfig ed2 10.0.0.3 netmask 255.255.255.0

Ifconfig ed3 10.0.2.40 netmask 255.255.255.0

sysctl –w net.inet.ip.forwarding=1

ipfw add pipe 1 ip from 10.0.3.33 to 10.0.0.4 in

ipfw pipe 1 config delay 800 ms

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          100

Παράρτημα Γ

#### Αναλυτικοί Πίνακες Μετρήσεων

Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται οι πίνακες με τις μετρήσεις που διεξήχθησαν στο εργαστήριο ψηφιακών τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διεξαγωγή των μετρήσεων χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε μια σειρά προκαταρκτικών μετρήσεων που έγιναν με σκοπό να βρούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν το σύστημά μας και να ρυθμίσουμε τις τελικές του παραμέτρους. Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε όλες τις μετρήσεις που έγιναν για τη μελέτη και αξιολόγηση του συστήματός μας.

Στον πίνακα Γ.2.1 φαίνεται η ρυθμοαπόδοση (throughput) του υπό μελέτη συστήματος – όπως αυτή καταγράφεται με τη βοήθεια του προγράμματος IPERF – για  διάφορες τιμές του μεγέθους παραθύρου TCP ( TCP Window Size) και των τιμών ON και OFF του διακόπτη.

Στους πίνακες Γ.2.2 και Γ.2.3 φαίνονται ο αριθμός των συνολικά εκπεμπόμενων πακέτων και των επανεκπεμπόμενων πακέτων αντίστοιχα, όπως αυτά καταγράφονται από την εντολή tcpdump σε περιβάλλον LINUX στον server.

Τέλος στον πίνακα Γ.2.4 υπολογίζεται το packet loss του συτήματος με βάση τον τύπο :

Packet loss =  επανεκπεμπόμενα πακέτα /  συνολικά εκπεμπόμενα πακέτα

Σημείωση 1 : Θεωρούμε ότι αν οι διαλείψεις έχουν μέση διάρκεια μεγαλύτερη του 1/10 της μέσης διαρκειας επιτυχούς μετάδοσης των δεδομένων, δηλαδή  όταν                τBAD > τGOOD / 10, το σύστημα «μπλοκάρει» γιατί το TCP δε μπορεί να ανανήψει.

Σημείωση 2 : Όλες οι μετρήσεις γίνονται με τη βοήθεια του προγράμματος IPERF, όπου ο client τρέχει σε server mode και o server σε client mode.

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          101

Πίνακας Γ.2.1. Η ρυθμοαπόδοση (σε Kbps) συναρτήσει του μεγέθους παραθύρου TCP και των μέσων χρόνων ON (τGOOD) και OFF (τBAD) του διακόπτη

| Window Switch Size Time (ms) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 0,316 | 0 | 0 | 0,491 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,502 | 0,234 |
| 10 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,7 | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,297 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,258 |
| 30 | 0,1 | 7,21 | 0 | 10,36 | 8,16 | 7,76 | 9,7 | 0 |
| 30 | 0,3 | 2,92 | 1,02 | 0,938 | 2,42 | 0,786 | 2,68 | 1,02 |
| 30 | 0,5 | 1,13 | 0,345 | 1,46 | 0,302 | 0 | 0,452 | 0 |
| 30 | 0,7 | 0 | 0,383 | 1,13 | 0,490 | 0 | 0 | 0,244 |
| 30 | 1 | 0,183 | 0 | 0,184 | 0 | 0 | 0,296 | 0 |
| 30 | 3 | 0,169 | 1,28 | 0,35 | 0 | 0,308 | 0 | 0,18 |
| 50 | 0,1 | 24,3 | 14,1 | 19,27 | 21,1 | 23,6 | 15,2 | 18,4 |
| 50 | 0,3 | 10,4 | 10,2 | 9,42 | 3,49 | 11 | 9,76 | 7,37 |
| 50 | 0,5 | 2,74 | 6,95 | 7,02 | 4,8 | 1,21 | 4,2 | 9,63 |
| 50 | 0,7 | 5,6 | 2,24 | 5,4 | 2,76 | 9,04 | 0,414 | 5,32 |
| 50 | 1 | 1,11 | 1,41 | 4 | 1,36 | 2,523 | 0,436 | 2,42 |
| 50 | 3 | 0,067 | 1,09 | 0 | 0,484 | 0,374 | 0 | 0,141 |
| 50 | 5 | 0,059 | 0,203 | 0,472 | 0,217 | 0,173 | 0,056 | 0,521 |
| 70 | 0,1 | 28,1 | 23,5 | 22,6 | 26,7 | 27,5 | 24,2 | 27,5 |
| 70 | 0,3 | 13,8 | 14,4 | 14,1 | 13 | 15,4 | 11,1 | 9,65 |
| 70 | 0,5 | 7,91 | 13,4 | 12,5 | 13,4 | 7,47 | 1,53 | 11,1 |
| 70 | 0,7 | 10,5 | 9,5 | 3,9 | 12,1 | 10,5 | 7,95 | 9,02 |
| 70 | 1 | 7,33 | 4,34 | 5 | 1,56 | 10,2 | 0,146 | 5,44 |
| 70 | 3 | 1,02 | 2,1 | 0,219 | 0,929 | 0,589 | 2,63 | 3 |
| 70 | 5 | 0,176 | 0,148 | 0,781 | 1,25 | 0,369 | 1,34 | 2,9 |
| 70 | 7 | 1,45 | 1,1 | 0,168 | 1,53 | 1,91 | 1,15 | 0,164 |
| 100 | 0,1 | 35,3 | 32,4 | 35,8 | 39,9 | 33,7 | 37,8 | 29,4 |
| 100 | 0,3 | 24,3 | 25,5 | 17,8 | 25,6 | 15,3 | 17,2 | 22,2 |
| 100 | 0,5 | 15,9 | 14,1 | 17,8 | 16,8 | 16,9 | 19 | 18,6 |
| 100 | 0,7 | 11,1 | 19 | 8,47 | 14,6 | 18,9 | 13,2 | 17,3 |
| 100 | 1 | 12,9 | 9,58 | 1,5 | 16,7 | 6,45 | 14,6 | 13,9 |
| 100 | 3 | 3,44 | 6,81 | 6,18 | 7 | 5,63 | 9,51 | 4,17 |
| 100 | 5 | 4,39 | 1,27 | 3,37 | 1,8 | 2,57 | 0,563 | 2,83 |
| 100 | 7 | 0,804 | 0,966 | 0,219 | 0,718 | 4,164 | 6,33 | 3,52 |
| 100 | 10 | 2,38 | 0,874 | 1 | 0,153 | 0,703 | 0,296 | 3,29 |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων                  102

| Window Switch Size Time (ms) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0,1 | 39,3 | 66 | 53,9 | 65,7 | 66,5 | 92,6 | 86 |
| 300 | 0,3 | 39,7 | 43,4 | 46,7 | 52,6 | 63,7 | 65,8 | 50,7 |
| 300 | 0,5 | 36 | 43,5 | 37,8 | 50,8 | 61 | 39,9 | 63,7 |
| 300 | 0,7 | 32,4 | 36,7 | 33,9 | 39,9 | 47,9 | 43 | 44,2 |
| 300 | 1 | 31,4 | 45 | 39,7 | 34,7 | 35,2 | 28,5 | 36,7 |
| 300 | 3 | 20,6 | 26,5 | 19,6 | 22,4 | 25,7 | 24,8 | 22,3 |
| 300 | 5 | 21,9 | 17,6 | 18,6 | 11,2 | 11,3 | 19,6 | 20,3 |
| 300 | 7 | 12,1 | 12,7 | 14,35 | 8,49 | 14,5 | 17,1 | 7,96 |
| 300 | 10 | 12,5 | 13,3 | 16,1 | 11 | 11,3 | 10,3 | 8,3 |
| 300 | 30 | 0,919 | 4,24 | 0,734 | 2,7 | 0,266 | 3,38 | 4,53 |
| 500 | 0,1 | 50,2 | 64,4 | 117 | 70,3 | 121 | 196 | 132 |
| 500 | 0,3 | 46,9 | 73,6 | 117 | 72,4 | 137 | 101 | 88,6 |
| 500 | 0,5 | 41,9 | 86,2 | 73,5 | 112 | 87,6 | 68,1 | 110 |
| 500 | 0,7 | 43,4 | 79,2 | 98,4 | 79,1 | 79,1 | 102 | 49,9 |
| 500 | 1 | 45,5 | 50,9 | 46,2 | 37,1 | 43,7 | 96,1 | 65,1 |
| 500 | 3 | 32,8 | 41,4 | 32,8 | 50,8 | 36,2 | 33 | 43,5 |
| 500 | 5 | 25,1 | 25,2 | 22,9 | 28,3 | 26,4 | 16,7 | 33,1 |
| 500 | 7 | 15,5 | 21,2 | 34,1 | 20,1 | 22,8 | 22,9 | 25,6 |
| 500 | 10 | 16 | 20,8 | 18,7 | 23,8 | 18,6 | 18,1 | 23,5 |
| 500 | 30 | 13,9 | 7,8 | 10,2 | 15,9 | 4,6 | 0,254 | 9,81 |
| 500 | 50 | 8,97 | 10,4 | 11,4 | 7,99 | 5,37 | 5,41 | 4,15 |
| 700 | 0,1 | 51,7 | 129 | 157 | 173 | 138 | 209 | 222 |
| 700 | 0,3 | 52 | 118 | 123 | 104 | 85,1 | 162 | 221 |
| 700 | 0,5 | 43,1 | 88,6 | 112 | 117 | 97,6 | 98,2 | 119 |
| 700 | 0,7 | 52 | 113,8 | 91,6 | 93 | 95,8 | 91,5 | 102 |
| 700 | 1 | 52 | 78,7 | 91,8 | 73 | 102 | 61,2 | 133 |
| 700 | 3 | 35,9 | 47,9 | 55,7 | 51,1 | 36 | 43,3 | 43 |
| 700 | 5 | 37 | 34,4 | 41,9 | 41,9 | 34,2 | 32,8 | 35,7 |
| 700 | 7 | 27,5 | 27,9 | 32,9 | 32,6 | 41,1 | 28,1 | 14,4 |
| 700 | 10 | 28 | 29,4 | 25,3 | 24,3 | 29,7 | 24,7 | 28,5 |
| 700 | 30 | 20,3 | 19,6 | 20,7 | 17,3 | 17,5 | 18,8 | 22,8 |
| 700 | 50 | 16,5 | 8,65 | 9,8 | 17,8 | 10,6 | 18,2 | 15,1 |
| 700 | 70 | 15 | 16,3 | 15,2 | 17,6 | 10,8 | 15 | 19,1 |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          103

| Window Switch Size Time (msec) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 0,1 | 51,4 | 110 | 153 | 136 | 151 | 186 | 200 |
| 1000 | 0,3 | 53,3 | 97,8 | 128 | 180 | 178 | 159 | 234 |
| 1000 | 0,5 | 44 | 92,7 | 142 | 101 | 141 | 116 | 120 |
| 1000 | 0,7 | 49,1 | 84,9 | 134 | 62,4 | 132 | 84,6 | 207 |
| 1000 | 1 | 52,6 | 62,4 | 115 | 64,1 | 94 | 103 | 364 |
| 1000 | 3 | 47,2 | 60 | 61,4 | 44,7 | 72,5 | 61,6 | 91,3 |
| 1000 | 5 | 37,3 | 37,2 | 56 | 64,2 | 43 | 61,8 | 41,3 |
| 1000 | 7 | 36,5 | 37,8 | 35,2 | 36,4 | 24,1 | 42,5 | 44,5 |
| 1000 | 10 | 25,3 | 31,6 | 31,6 | 39,7 | 29,2 | 29,9 | 24,8 |
| 1000 | 30 | 20,9 | 21,2 | 18,1 | 19,4 | 20,8 | 18,6 | 23,9 |
| 1000 | 50 | 22,4 | 23 | 20,2 | 25,2 | 20,8 | 22,2 | 17,1 |
| 1000 | 70 | 19 | 16,5 | 18,2 | 20 | 13,4 | 17,6 | 10 |
| 1000 | 100 | 8,22 | 19,2 | 17,1 | 16,5 | 13,4 | 19,8 | 11,9 |
| 3000 | 0,1 | 59,2 | 132 | 219 | 306 | 259 | 250 | 128 |
| 3000 | 0,3 | 54,9 | 117 | 197 | 260 | 254 | 346 | 220 |
| 3000 | 0,5 | 57 | 113 | 172 | 292 | 292 | 241 | 221 |
| 3000 | 0,7 | 54,1 | 105 | 219 | 161 | 165 | 284 | 221 |
| 3000 | 1 | 53,6 | 129 | 207 | 111 | 127 | 178 | 305 |
| 3000 | 3 | 51,2 | 90,9 | 86,2 | 92,7 | 100 | 146 | 149 |
| 3000 | 5 | 49 | 67,8 | 80,6 | 94,5 | 53,6 | 103 | 77,6 |
| 3000 | 7 | 43,7 | 56,1 | 57,9 | 62,8 | 47,4 | 66,2 | 61,7 |
| 3000 | 10 | 41,7 | 37,5 | 55,1 | 53,9 | 70,7 | 55,6 | 52,7 |
| 3000 | 30 | 33,4 | 43 | 56,3 | 46,9 | 35,8 | 56 | 48,2 |
| 3000 | 50 | 33,3 | 36,9 | 39 | 35,6 | 43,7 | 43,3 | 36,5 |
| 3000 | 70 | 31,7 | 42,7 | 33,2 | 35,5 | 41,2 | 34,1 | 55,9 |
| 3000 | 100 | 30,8 | 34,3 | 48,9 | 35,4 | 36,5 | 37 | 35,7 |
| 5000 | 0,1 | 62,5 | 127 | 236 | 204 | 317 | 268 | 411 |
| 5000 | 0,3 | 58,7 | 122 | 267 | 279 | 353 | 308 | 298 |
| 5000 | 0,5 | 59,4 | 121 | 265 | 338 | 272 | 350 | 308 |
| 5000 | 0,7 | 57 | 112 | 272 | 385 | 336 | 237 | 295 |
| 5000 | 1 | 55,9 | 123 | 282 | 286 | 289 | 229 | 187 |
| 5000 | 3 | 51 | 97,1 | 176 | 166 | 247 | 174 | 109 |
| 5000 | 5 | 48 | 87,6 | 160 | 107 | 151 | 118 | 133 |
| 5000 | 7 | 49,3 | 72,8 | 120 | 127 | 98,3 | 65,3 | 111 |
| 5000 | 10 | 44,3 | 50 | 83,9 | 95,7 | 85,6 | 86,8 | 130 |
| 5000 | 30 | 42,3 | 61,6 | 62,1 | 62,3 | 64,3 | 94,3 | 88,8 |
| 5000 | 50 | 44,3 | 78,9 | 47,6 | 60,1 | 61,8 | 55,7 | 51 |
| 5000 | 70 | 42,7 | 61,4 | 57,6 | 39,6 | 55 | 86,5 | 65,2 |
| 5000 | 100 | 46,1 | 56,1 | 68,1 | 53,2 | 68,6 | 47,4 | 59,3 |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          104

Πίνακας Γ.2.2. Ο αριθμός των συνολικά εκπεμπόμενων πακέτων συναρτήσει του μεγέθους παραθύρου TCP και των μέσων χρόνων ON (τGOOD) και OFF (τBAD) του διακόπτη

| Window Switch Size Time (msec) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 10 | 0,3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 12 | 29 | 14 |
| 10 | 0,5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 11 |
| 10 | 0,7 | 11 | 14 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 12 |
| 30 | 0,1 | 153 | 1 | 198 | 165 | 180 | 205 | 9 |
| 30 | 0,3 | 83 | 32 | 40 | 49 | 40 | 55 | 38 |
| 30 | 0,5 | 42 | 25 | 42 | 25 | 11 | 1 | 1 |
| 30 | 0,7 | 10 | 21 | 31 | 27 | 5 | 2 | 17 |
| 30 | 1 | 18 | 9 | 15 | 8 | 8 | 19 | 6 |
| 30 | 3 | 17 | 59 | 10 | 16 | 16 | 12 | 13 |
| 50 | 0,1 | 357 | 304 | 356 | 340 | 319 | 252 | 310 |
| 50 | 0,3 | 184 | 206 | 195 | 92 | 205 | 256 | 153 |
| 50 | 0,5 | 56 | 216 | 139 | 119 | 40 | 90 | 186 |
| 50 | 0,7 | 241 | 80 | 116 | 64 | 178 | 14 | 86 |
| 50 | 1 | 35 | 64 | 118 | 40 | 93 | 25 | 71 |
| 50 | 3 | 15 | 56 | 2 | 20 | 25 | 6 | 16 |
| 50 | 5 | 15 | 17 | 25 | 21 | 2 | 1 | 45 |
| 70 | 0,1 | 473 | 368 | 313 | 423 | 356 | 353 | 386 |
| 70 | 0,3 | 234 | 319 | 245 | 220 | 266 | 163 | 194 |
| 70 | 0,5 | 152 | 320 | 202 | 240 | 135 | 22 | 222 |
| 70 | 0,7 | 237 | 159 | 55 | 217 | 191 | 129 | 219 |
| 70 | 1 | 202 | 134 | 114 | 48 | 220 | 18 | 95 |
| 70 | 3 | 56 | 34 | 1 | 43 | 36 | 37 | 71 |
| 70 | 5 | 18 | 16 | 47 | 54 | 23 | 52 | 83 |
| 70 | 7 | 75 | 41 | 11 | 52 | 77 | 47 | 14 |
| 100 | 0,1 | 643 | 501 | 523 | 518 | 447 | 518 | 380 |
| 100 | 0,3 | 538 | 429 | 287 | 455 | 238 | 258 | 323 |
| 100 | 0,5 | 280 | 267 | 263 | 415 | 273 | 290 | 286 |
| 100 | 0,7 | 235 | 515 | 150 | 374 | 286 | 213 | 273 |
| 100 | 1 | 361 | 205 | 33 | 344 | 104 | 239 | 217 |
| 100 | 3 | 141 | 109 | 153 | 265 | 105 | 186 | 74 |
| 100 | 5 | 84 | 26 | 74 | 202 | 78 | 32 | 81 |
| 100 | 7 | 63 | 49 | 1 | 42 | 93 | 62 | 92 |
| 100 | 10 | 54 | 39 | 30 | 36 | 29 | 22 | 80 |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          105

| Window Switch Size Time (msec) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0,1 | 565 | 849 | 668 | 922 | 685 | 1125 | 1016 |
| 300 | 0,3 | 625 | 609 | 633 | 827 | 796 |  | 624 |
| 300 | 0,5 | 473 | 589 | 482 | 827 | 919 | 583 | 865 |
| 300 | 0,7 | 540 | 653 | 459 | 542 | 776 | 689 | 575 |
| 300 | 1 | 440 | 559 | 587 | 563 | 561 | 390 | 485 |
| 300 | 3 | 284 | 390 | 320 | 464 | 343 | 546 | 332 |
| 300 | 5 | 363 | 264 | 385 | 232 | 241 | 367 | 294 |
| 300 | 7 | 264 | 199 | 363 | 149 | 281 | 495 | 135 |
| 300 | 10 | 290 | 252 | 280 | 314 | 180 | 158 | 157 |
| 300 | 30 | 42 | 278 | 24 | 63 | 13 | 82 | 65 |
| 500 | 0,1 | 535 | 929 | 1637 | 797 | 1379 | 2611 | 1641 |
| 500 | 0,3 | 618 | 1018 | 1247 | 970 | 1566 | 1231 | 1041 |
| 500 | 0,5 | 589 | 1076 | 894 | 1308 | 1128 | 817 | 1410 |
| 500 | 0,7 | 524 | 868 | 1036 | 879 | 1016 | 1463 | 657 |
| 500 | 1 | 543 | 666 | 662 | 566 | 603 | 1113 | 823 |
| 500 | 3 | 524 | 604 | 558 | 781 | 559 | 456 | 556 |
| 500 | 5 | 379 | 460 | 329 | 432 | 394 | 260 | 457 |
| 500 | 7 | 270 | 398 | 395 | 498 | 447 | 334 | 361 |
| 500 | 10 | 297 | 503 | 328 | 377 | 278 | 288 | 341 |
| 500 | 30 | 278 | 168 | 280 | 273 | 96 | 18 | 178 |
| 500 | 50 | 202 | 635 | 244 | 151 | 128 | 106 | 95 |
| 700 | 0,1 | 665 | 1406 | 1848 | 1934 | 1594 | 2368 | 2568 |
| 700 | 0,3 | 659 | 1332 | 1471 | 1294 | 1115 | 1961 | 2684 |
| 700 | 0,5 | 569 | 969 | 1516 | 1255 | 1299 | 1220 | 1284 |
| 700 | 0,7 | 642 | 1305 | 1290 | 1226 | 1157 | 1330 | 1058 |
| 700 | 1 | 797 | 997 | 1212 | 1024 | 1295 | 845 | 1859 |
| 700 | 3 | 471 | 658 | 750 | 655 | 546 | 633 | 544 |
| 700 | 5 | 473 | 448 | 555 | 571 | 553 | 444 | 467 |
| 700 | 7 | 380 | 596 | 436 | 471 | 602 | 405 | 248 |
| 700 | 10 | 363 | 421 | 308 | 364 | 423 | 339 | 375 |
| 700 | 30 | 290 | 321 | 348 | 273 | 284 | 283 | 332 |
| 700 | 50 | 272 | 522 | 180 | 297 | 236 | 269 | 274 |
| 700 | 70 | 223 | 543 | 310 | 287 | 160 | 282 | 295 |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          106

| Window Switch Size Time (msec) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 0,1 | 618 | 1339 | 2068 | 1521 | 1760 | 2101 | 2651 |
| 1000 | 0,3 | 891 | 1201 | 1966 | 2469 | 1951 | 1911 | 2769 |
| 1000 | 0,5 | 523 | 1118 | 1887 | 1326 | 1628 | 1398 | 1502 |
| 1000 | 0,7 | 568 | 1025 | 1677 | 879 | 1455 | 1359 | 2630 |
| 1000 | 1 | 587 | 742 | 1392 | 928 | 1099 | 1323 | 4499 |
| 1000 | 3 | 584 | 843 | 647 | 554 | 897 | 774 | 1175 |
| 1000 | 5 | 456 | 593 | 762 | 910 | 571 | 923 | 535 |
| 1000 | 7 | 465 | 511 | 462 | 458 | 340 | 573 | 544 |
| 1000 | 10 | 334 | 447 | 456 | 553 | 389 | 447 | 358 |
| 1000 | 30 | 323 | 336 | 314 | 317 | 294 | 271 | 361 |
| 1000 | 50 | 481 | 313 | 352 | 368 | 398 | 326 | 246 |
| 1000 | 70 | 313 | 278 | 381 | 397 | 227 | 257 | 187 |
| 1000 | 100 | 175 | 367 | 321 | 259 | 281 | 307 | 214 |
| 3000 | 0,1 | 728 | 1613 | 2335 | 3231 | 2832 | 2720 | 1395 |
| 3000 | 0,3 | 742 | 1477 | 2131 | 2908 | 2812 | 3768 | 2455 |
| 3000 | 0,5 | 700 | 1353 | 1766 | 3273 | 3161 | 2622 | 2445 |
| 3000 | 0,7 | 618 | 1236 | 2439 | 1728 | 2306 | 3230 | 2441 |
| 3000 | 1 | 678 | 1552 | 2313 | 1372 | 1321 | 1967 | 3390 |
| 3000 | 3 | 620 | 1042 | 1136 | 1172 | 1357 | 1633 | 1888 |
| 3000 | 5 | 611 | 828 | 946 | 1117 | 667 | 1202 | 949 |
| 3000 | 7 | 545 | 809 | 807 | 732 | 721 | 939 | 836 |
| 3000 | 10 | 526 | 489 | 760 | 747 | 1014 | 676 | 657 |
| 3000 | 30 | 432 | 578 | 720 | 735 | 482 | 657 | 639 |
| 3000 | 50 | 451 | 468 | 549 | 581 | 596 | 578 | 484 |
| 3000 | 70 | 444 | 570 | 466 | 1 | 540 | 451 | 545 |
| 3000 | 100 | 417 | 628 | 527 | 484 | 567 | 523 | 461 |
| 5000 | 0,1 | 872 | 1483 | 2493 | 2262 | 3485 | 2918 | 4376 |
| 5000 | 0,3 | 693 | 1472 | 2998 | 3111 | 3899 | 3398 | 3235 |
| 5000 | 0,5 | 662 | 1409 | 3088 | 3742 | 3019 | 3911 | 3419 |
| 5000 | 0,7 | 671 | 1337 | 2988 | 4298 | 3759 | 2854 | 3214 |
| 5000 | 1 | 666 | 1497 | 3093 | 3303 | 3242 | 2655 | 2397 |
| 5000 | 3 | 604 | 1202 | 2176 | 1979 | 2861 | 2376 | 1397 |
| 5000 | 5 | 561 | 1162 | 1860 | 1476 | 2066 | 1605 | 1650 |
| 5000 | 7 | 612 | 1090 | 1642 | 1813 | 1381 | 922 | 1424 |
| 5000 | 10 | 562 | 952 | 1127 | 1215 | 891 | 1213 | 1639 |
| 5000 | 30 | 518 | 734 | 865 | 881 | 843 | 1139 | 1221 |
| 5000 | 50 | 562 | 947 | 657 | 743 | 846 | 617 | 649 |
| 5000 | 70 | 533 | 839 | 745 | 786 | 753 | 1030 | 976 |
| 5000 | 100 | 561 | 738 | 802 | 836 | 869 | 751 | 743 |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείιψεων        107

Πίνακας Γ.2.3. Ο αριθμός των επανεκπεμπόμενων πακέτων συναρτήσει του μεγέθους παραθύρου TCP και των μέσων χρόνων ON (TGOOD) και OFF (TBAD) του διακόπτη

| Window Switch Size Time (msec) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 |
| 10 | 0,3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 7 |
| 10 | 0,5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 10 | 0,7 | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 30 | 0,1 | 58 | 0 | 78 | 70 | 83 | 83 | 5 |
| 30 | 0,3 | 42 | 18 | 24 | 26 | 26 | 28 | 20 |
| 30 | 0,5 | 24 | 14 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 0,7 | 5 | 12 | 18 | 15 | 4 | 1 | 9 |
| 30 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 |
| 30 | 3 | 8 | 35 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 |
| 50 | 0,1 | 66 | 72 | 92 | 76 | 62 | 73 | 68 |
| 50 | 0,3 | 70 | 74 | 74 | 48 | 63 | 98 | 58 |
| 50 | 0,5 | 23 | 101 | 60 | 50 | 20 | 31 | 63 |
| 50 | 0,7 | 84 | 41 | 58 | 32 | 73 | 6 | 41 |
| 50 | 1 | 15 | 33 | 66 | 17 | 52 | 14 | 39 |
| 50 | 3 | 8 | 34 | 1 | 8 | 13 | 5 | 10 |
| 50 | 5 | 9 | 8 | 15 | 12 | 1 | 0 | 29 |
| 70 | 0,1 | 70 | 56 | 62 | 60 | 52 | 58 | 56 |
| 70 | 0,3 | 55 | 97 | 75 | 72 | 80 | 42 | 69 |
| 70 | 0,5 | 51 | 106 | 62 | 85 | 44 | 10 | 66 |
| 70 | 0,7 | 82 | 59 | 28 | 67 | 72 | 29 | 79 |
| 70 | 1 | 94 | 57 | 47 | 19 | 90 | 9 | 32 |
| 70 | 3 | 34 | 13 | 0 | 28 | 19 | 19 | 28 |
| 70 | 5 | 6 | 7 | 30 | 34 | 10 | 28 | 44 |
| 70 | 7 | 47 | 25 | 5 | 34 | 43 | 29 | 8 |
| 100 | 0,1 | 60 | 64 | 57 | 50 | 54 | 57 | 44 |
| 100 | 0,3 | 86 | 70 | 61 | 75 | 65 | 55 | 68 |
| 100 | 0,5 | 67 | 69 | 57 | 78 | 69 | 66 | 71 |
| 100 | 0,7 | 63 | 124 | 54 | 98 | 72 | 60 | 69 |
| 100 | 1 | 110 | 59 | 15 | 109 | 38 | 71 | 66 |
| 100 | 3 | 73 | 46 | 60 | 72 | 36 | 77 | 26 |
| 100 | 5 | 38 | 13 | 29 | 79 | 39 | 20 | 42 |
| 100 | 7 | 38 | 30 | 0 | 21 | 42 | 34 | 52 |
| 100 | 10 | 28 | 19 | 13 | 21 | 18 | 10 | 38 |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          108

| Window Switch Size Time (msec) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0,1 | 28 | 27 | 26 | 46 | 30 | 42 | 34 |
| 300 | 0,3 | 43 | 55 | 51 | 53 | 44 |  | 42 |
| 300 | 0,5 | 29 | 47 | 48 | 53 | 48 | 47 | 64 |
| 300 | 0,7 | 52 | 62 | 57 | 49 | 67 | 49 | 43 |
| 300 | 1 | 47 | 46 | 55 | 52 | 47 | 50 | 50 |
| 300 | 3 | 54 | 58 | 58 | 81 | 54 | 102 | 62 |
| 300 | 5 | 79 | 64 | 87 | 78 | 75 | 60 | 65 |
| 300 | 7 | 75 | 61 | 99 | 37 | 85 | 139 | 42 |
| 300 | 10 | 95 | 85 | 70 | 112 | 63 | 47 | 42 |
| 300 | 30 | 20 | 141 | 14 | 29 | 4 | 43 | 29 |
| 500 | 0,1 | 20 | 21 | 23 | 31 | 27 | 84 | 38 |
| 500 | 0,3 | 17 | 46 | 25 | 30 | 24 | 71 | 30 |
| 500 | 0,5 | 26 | 21 | 39 | 25 | 35 | 49 | 59 |
| 500 | 0,7 | 18 | 39 | 25 | 36 | 47 | 102 | 50 |
| 500 | 1 | 23 | 43 | 40 | 52 | 49 | 42 | 33 |
| 500 | 3 | 51 | 57 | 69 | 76 | 57 | 59 | 57 |
| 500 | 5 | 69 | 79 | 66 | 71 | 72 | 52 | 54 |
| 500 | 7 | 67 | 81 | 71 | 118 | 88 | 53 | 62 |
| 500 | 10 | 77 | 111 | 78 | 74 | 66 | 75 | 67 |
| 500 | 30 | 82 | 71 | 89 | 84 | 32 | 8 | 61 |
| 500 | 50 | 75 | 245 | 86 | 63 | 51 | 37 | 40 |
| 700 | 0,1 | 4 | 4 | 22 | 22 | 17 | 16 | 23 |
| 700 | 0,3 | 5 | 15 | 24 | 30 | 41 | 24 | 15 |
| 700 | 0,5 | 22 | 26 | 33 | 29 | 33 | 31 | 27 |
| 700 | 0,7 | 4 | 16 | 45 | 40 | 37 | 36 | 25 |
| 700 | 1 | 23 | 35 | 49 | 39 | 35 | 40 | 29 |
| 700 | 3 | 35 | 44 | 37 | 42 | 49 | 42 | 54 |
| 700 | 5 | 39 | 41 | 46 | 54 | 67 | 51 | 60 |
| 700 | 7 | 54 | 88 | 58 | 62 | 55 | 52 | 47 |
| 700 | 10 | 52 | 51 | 52 | 69 | 60 | 50 | 64 |
| 700 | 30 | 56 | 70 | 71 | 58 | 72 | 70 | 60 |
| 700 | 50 | 65 | 133 | 67 | 74 | 72 | 66 | 87 |
| 700 | 70 | 71 | 154 | 83 | 83 | 59 | 91 | 70 |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          109

| Window Switch Size Time (msec) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 0,1 | 6 | 8 | 27 | 17 | 19 | 12 | 21 |
| 1000 | 0,3 | 21 | 19 | 35 | 15 | 17 | 30 | 35 |
| 1000 | 0,5 | 22 | 18 | 29 | 43 | 42 | 26 | 50 |
| 1000 | 0,7 | 14 | 31 | 32 | 42 | 16 | 20 | 47 |
| 1000 | 1 | 13 | 31 | 35 | 29 | 39 | 34 | 63 |
| 1000 | 3 | 19 | 40 | 36 | 50 | 42 | 36 | 52 |
| 1000 | 5 | 40 | 62 | 44 | 46 | 55 | 65 | 50 |
| 1000 | 7 | 48 | 61 | 62 | 59 | 47 | 50 | 40 |
| 1000 | 10 | 46 | 65 | 56 | 54 | 59 | 60 | 50 |
| 1000 | 30 | 63 | 77 | 61 | 72 | 59 | 69 | 71 |
| 1000 | 50 | 97 | 62 | 84 | 72 | 89 | 63 | 63 |
| 1000 | 70 | 77 | 73 | 84 | 86 | 60 | 54 | 54 |
| 1000 | 100 | 52 | 97 | 84 | 57 | 88 | 74 | 64 |
| 3000 | 0,1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 18 | 39 |
| 3000 | 0,3 | 5 | 7 | 29 | 14 | 13 | 31 | 27 |
| 3000 | 0,5 | 2 | 8 | 21 | 38 | 14 | 12 | 30 |
| 3000 | 0,7 | 5 | 12 | 13 | 29 | 45 | 14 | 27 |
| 3000 | 1 | 9 | 9 | 13 | 40 | 47 | 28 | 31 |
| 3000 | 3 | 12 | 32 | 51 | 43 | 41 | 36 | 45 |
| 3000 | 5 | 21 | 50 | 33 | 34 | 46 | 36 | 34 |
| 3000 | 7 | 26 | 51 | 54 | 35 | 65 | 49 | 50 |
| 3000 | 10 | 35 | 51 | 47 | 51 | 40 | 38 | 45 |
| 3000 | 30 | 47 | 50 | 50 | 57 | 62 | 62 | 50 |
| 3000 | 50 | 46 | 54 | 58 | 61 | 59 | 56 | 65 |
| 3000 | 70 | 46 | 66 | 54 | 0 | 65 | 60 | 50 |
| 3000 | 100 | 54 | 84 | 59 | 71 | 79 | 60 | 60 |
| 5000 | 0,1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 7 | 23 | 3 |
| 5000 | 0,3 | 0 | 4 | 6 | 18 | 13 | 10 | 17 |
| 5000 | 0,5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | 9 | 37 |
| 5000 | 0,7 | 5 | 21 | 2 | 20 | 22 | 26 | 20 |
| 5000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 46 | 37 | 49 |
| 5000 | 3 | 11 | 30 | 44 | 45 | 38 | 58 | 48 |
| 5000 | 5 | 22 | 32 | 28 | 48 | 56 | 56 | 50 |
| 5000 | 7 | 16 | 56 | 37 | 45 | 50 | 52 | 45 |
| 5000 | 10 | 27 | 44 | 43 | 42 | 39 | 54 | 53 |
| 5000 | 30 | 35 | 47 | 44 | 58 | 56 | 53 | 57 |
| 5000 | 50 | 36 | 40 | 48 | 48 | 51 | 61 | 48 |
| 5000 | 70 | 32 | 50 | 54 | 61 | 61 | 54 | 55 |
| 5000 | 100 | 40 | 56 | 40 | 76 | 63 | 67 | 45 |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          110

Πίνακας Γ.2.4. Η απώλεια πακέτων (σε %) συναρτήσει του μεγέθους παραθύρου TCP και των μέσων χρόνων ON (τGOOD) και OFF (τBAD) του διακόπτη

| Window Switch Size Time (msec) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,1 | 33,33% | 50% | 50% | 50% | 53,33% | 55,56% | 83,33% |
| 10 | 0,3 | 83,33% | 83,33% | 50% | 55,56% | 50% | 58,62% | 50% |
| 10 | 0,5 | 83,33% | 83,33% | 0% | 50% | 53,85% | 0% | 45,45% |
| 10 | 0,7 | 54,55% | 64,29% | 83,33% | 0% | 50% | 0% | 50% |
| 10 | 1 | 50% | 0% | 44,44% | 44,44% | 83,33% | 0% | 50% |
| 30 | 0,1 | 37,91% | 0% | 39,39% | 42,42% | 46,11% | 40,49% | 55,56% |
| 30 | 0,3 | 50,60% | 56,25% | 60% | 53,06% | 65% | 50,91% | 52,63% |
| 30 | 0,5 | 57,14% | 56% | 57,14% | 56% | 36,36% | 0% | 0% |
| 30 | 0,7 | 50% | 57,14% | 58,06% | 55,56% | 80% | 50% | 52,94% |
| 30 | 1 | 44,44% | 55,56% | 46,67% | 62,50% | 62,50% | 57,89% | 83,33% |
| 30 | 3 | 47,06% | 59,32% | 40% | 62,50% | 43,75% | 41,67% | 61,54% |
| 50 | 0,1 | 18,49% | 23,68% | 25,84% | 22,35% | 19,44% | 28,97% | 21,94% |
| 50 | 0,3 | 38,04% | 35,92% | 37,95% | 52,17% | 30,73% | 38,28% | 37,91% |
| 50 | 0,5 | 41,07% | 46,76% | 43,17% | 42,02% | 50% | 34,44% | 33,87% |
| 50 | 0,7 | 34,85% | 51,25% | 50% | 50% | 41,01% | 42,86% | 47,67% |
| 50 | 1 | 42,86% | 51,56% | 55,93% | 42,50% | 55,91% | 56% | 54,93% |
| 50 | 3 | 53,33% | 60,71% | 50% | 40% | 52% | 83,33% | 62,50% |
| 50 | 5 | 60% | 47,06% | 60% | 57,14% | 50% | 0% | 64,44% |
| 70 | 0,1 | 14,80% | 15,22% | 19,81% | 14,18% | 14,61% | 16,43% | 14,51% |
| 70 | 0,3 | 23,50% | 30,41% | 30,61% | 32,73% | 30,08% | 25,77% | 35,57% |
| 70 | 0,5 | 33,55% | 33,13% | 30,69% | 35,42% | 32,59% | 45,45% | 29,73% |
| 70 | 0,7 | 34,60% | 37,11% | 50,91% | 30,88% | 37,70% | 22,48% | 36,07% |
| 70 | 1 | 46,53% | 42,54% | 41,23% | 39,58% | 40,91% | 50% | 33,68% |
| 70 | 3 | 60,71% | 38,24% | 0% | 65,12% | 52,78% | 51,35% | 39,44% |
| 70 | 5 | 33,33% | 43,75% | 63,83% | 62,96% | 43,48% | 53,85% | 53,01% |
| 70 | 7 | 62,67% | 60,98% | 45,45% | 65,38% | 55,84% | 61,70% | 57,14% |
| 100 | 0,1 | 9,33% | 12,77% | 10,90% | 9,65% | 12,08% | 11,00% | 11,58% |
| 100 | 0,3 | 15,99% | 16,32% | 21,25% | 16,48% | 27,31% | 21,32% | 21,05% |
| 100 | 0,5 | 23,93% | 25,84% | 21,67% | 18,80% | 25,27% | 22,76% | 24,83% |
| 100 | 0,7 | 26,81% | 24,08% | 36% | 26,20% | 25,17% | 28,17% | 25,27% |
| 100 | 1 | 30,47% | 28,78% | 45,45% | 31,69% | 36,54% | 29,71% | 30,41% |
| 100 | 3 | 51,77% | 42,20% | 39,22% | 27,17% | 34,29% | 41,40% | 35,14% |
| 100 | 5 | 45,24% | 50% | 39,19% | 39,11% | 50% | 62,50% | 51,85% |
| 100 | 7 | 60,32% | 61,22% | 0% | 50% | 45,16% | 54,84% | 56,52% |
| 100 | 10 | 51,85% | 48,72% | 43,33% | 58,33% | 62,07% | 45,45% | 47,50% |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          111

| Window Switch Size Time (msec) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0,1 | 4,96% | 3,18% | 3,89% | 4,99% | 4,38% | 3,73% | 3,35% |
| 300 | 0,3 | 6,88% | 9,03% | 8,06% | 6,41% | 5,53% | - | 6,73% |
| 300 | 0,5 | 6,13% | 7,98% | 9,96% | 6,41% | 5,22% | 8,06% | 7,40% |
| 300 | 0,7 | 9,63% | 9,49% | 12,42% | 9,04% | 8,63% | 7,11% | 7,48% |
| 300 | 1 | 10,68% | 8,23% | 9,37% | 9,24% | 8,38% | 12,82% | 10,31% |
| 300 | 3 | 19,01% | 14,87% | 18,13% | 17,46% | 15,74% | 18,68% | 18,67% |
| 300 | 5 | 21,76% | 24,24% | 22,60% | 33,62% | 31,12% | 16,35% | 22,11% |
| 300 | 7 | 28,41% | 30,65% | 27,27% | 24,83% | 30,25% | 28,08% | 31,11% |
| 300 | 10 | 32,76% | 33,73% | 25% | 35,67% | 35% | 29,75% | 26,75% |
| 300 | 30 | 47,62% | 50,72% | 58,33% | 46,03% | 30,77% | 52,44% | 44,62% |
| 500 | 0,1 | 3,74% | 2,26% | 1,41% | 3,89% | 1,96% | 3,22% | 2,32% |
| 500 | 0,3 | 2,75% | 4,52% | 2% | 3,09% | 1,53% | 5,77% | 2,88% |
| 500 | 0,5 | 4,41% | 1,95% | 4,36% | 1,91% | 3,10% | 6,00% | 4,18% |
| 500 | 0,7 | 3,44% | 4,49% | 2,41% | 4,10% | 4,63% | 6,97% | 7,61% |
| 500 | 1 | 4,24% | 6,46% | 6,04% | 9,19% | 8,13% | 3,77% | 4,01% |
| 500 | 3 | 9,73% | 9,44% | 12,37% | 9,73% | 10,20% | 12,94% | 10,25% |
| 500 | 5 | 18,21% | 17,17% | 20,06% | 16,44% | 18,27% | 20% | 11,82% |
| 500 | 7 | 24,81% | 20,35% | 17,97% | 23,69% | 19,69% | 15,87% | 17,17% |
| 500 | 10 | 25,93% | 22,07% | 23,78% | 19,63% | 23,74% | 26,04% | 19,65% |
| 500 | 30 | 29,50% | 42,26% | 31,79% | 30,77% | 33,33% | 44,44% | 34,27% |
| 500 | 50 | 37,13% | 38,58% | 35,25% | 41,72% | 39,84% | 34,91% | 42,11% |
| 700 | 0,1 | 0,60% | 0,28% | 1,19% | 1,14% | 1,07% | 0,68% | 0,90% |
| 700 | 0,3 | 0,76% | 1,13% | 1,63% | 2,32% | 3,68% | 1,22% | 0,56% |
| 700 | 0,5 | 3,87% | 2,68% | 2,18% | 2,31% | 2,54% | 2,54% | 2,10% |
| 700 | 0,7 | 0,62% | 1,23% | 3,49% | 3,26% | 3,20% | 2,71% | 2,36% |
| 700 | 1 | 2,89% | 3,51% | 4,04% | 3,81% | 2,70% | 4,73% | 1,56% |
| 700 | 3 | 7,43% | 6,69% | 4,93% | 6,41% | 8,97% | 6,64% | 9,93% |
| 700 | 5 | 8,25% | 9,15% | 8,29% | 9,46% | 12,12% | 11,49% | 12,85% |
| 700 | 7 | 14,21% | 14,77% | 13,30% | 13,16% | 9,14% | 12,84% | 18,95% |
| 700 | 10 | 14,33% | 12,11% | 16,88% | 18,96% | 14,18% | 14,75% | 17,07% |
| 700 | 30 | 19,31% | 21,81% | 20,40% | 21,25% | 25,35% | 24,73% | 18,07% |
| 700 | 50 | 23,90% | 25,48% | 37,22% | 24,92% | 30,51% | 24,54% | 31,75% |
| 700 | 70 | 31,84% | 28,36% | 26,77% | 28,92% | 36,88% | 32,27% | 23,73% |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          112

| Window Switch Size Time (msec) | 8K | 16K | 32K | 64K | 128K | 256K | 512K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤG | TB |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 0,1 | 0,97% | 0,60% | 1,31% | 1,12% | 1,08% | 0,57% | 0,79% |
| 1000 | 0,3 | 2,36% | 1,58% | 1,78% | 0,61% | 0,87% | 1,57% | 1,26% |
| 1000 | 0,5 | 4,21% | 1,61% | 1,54% | 3,24% | 2,58% | 1,86% | 3,33% |
| 1000 | 0,7 | 2,46% | 3,02% | 1,91% | 4,78% | 1,10% | 1,47% | 1,79% |
| 1000 | 1 | 2,21% | 4,18% | 2,51% | 3,13% | 3,55% | 2,57% | 1,40% |
| 1000 | 3 | 3,25% | 4,74% | 5,56% | 9,03% | 4,68% | 4,65% | 4,43% |
| 1000 | 5 | 8,77% | 10,46% | 5,77% | 5,05% | 9,63% | 7,04% | 9,35% |
| 1000 | 7 | 10,32% | 11,94% | 13,42% | 12,88% | 13,82% | 8,73% | 7,35% |
| 1000 | 10 | 13,77% | 14,54% | 12,28% | 9,76% | 15,17% | 13,42% | 13,97% |
| 1000 | 30 | 19,50% | 22,92% | 19,43% | 22,71% | 20,07% | 25,46% | 19,67% |
| 1000 | 50 | 20,17% | 19,81% | 23,86% | 19,57% | 22,36% | 19,33% | 25,61% |
| 1000 | 70 | 24,60% | 26,26% | 22,05% | 21,66% | 26,43% | 21,01% | 28,88% |
| 1000 | 100 | 29,71% | 26,43% | 26,17% | 22,01% | 31,32% | 24,10% | 29,91% |
| 3000 | 0,1 | 0% | 0% | 0,17% | 0,19% | 0,53% | 0,66% | 2,80% |
| 3000 | 0,3 | 0,67% | 0,47% | 1,36% | 0,48% | 0,46% | 0,82% | 1,10% |
| 3000 | 0,5 | 0,29% | 0,59% | 1,19% | 1,16% | 0,44% | 0,46% | 1,23% |
| 3000 | 0,7 | 0,81% | 0,97% | 0,53% | 1,68% | 1,95% | 0,43% | 1,11% |
| 3000 | 1 | 1,33% | 0,58% | 0,56% | 2,92% | 3,56% | 1,42% | 0,91% |
| 3000 | 3 | 1,94% | 3,07% | 4,49% | 3,67% | 3,02% | 2,20% | 2,38% |
| 3000 | 5 | 3,44% | 6,04% | 3,49% | 3,04% | 6,90% | 3,00% | 3,58% |
| 3000 | 7 | 4,77% | 6,30% | 6,69% | 4,78% | 9,02% | 5,22% | 5,98% |
| 3000 | 10 | 6,65% | 10,43% | 6,18% | 6,83% | 3,94% | 5,62% | 6,85% |
| 3000 | 30 | 10,88% | 8,65% | 6,94% | 7,76% | 12,86% | 9,44% | 7,82% |
| 3000 | 50 | 10,20% | 11,54% | 10,56% | 10,50% | 9,90% | 9,69% | 13,43% |
| 3000 | 70 | 10,36% | 11,58% | 11,59% | 0% | 12,04% | 13,30% | 9,17% |
| 3000 | 100 | 12,95% | 13,38% | 11,20% | 14,67% | 13,93% | 11,47% | 13,02% |
| 5000 | 0,1 | 0,23% | 0% | 0,12% | 0,75% | 0,20% | 0,79% | 0,07% |
| 5000 | 0,3 | 0% | 0,27% | 0,20% | 0,58% | 0,33% | 0,29% | 0,53% |
| 5000 | 0,5 | 0,30% | 0,14% | 0,19% | 0,24% | 0,79% | 0,23% | 1,08% |
| 5000 | 0,7 | 0,75% | 1,57% | 0,07% | 0,47% | 0,59% | 0,91% | 0,62% |
| 5000 | 1 | 0,45% | 0,20% | 0,00% | 0,51% | 1,42% | 1,39% | 2,04% |
| 5000 | 3 | 1,82% | 2,50% | 2,02% | 2,27% | 1,33% | 2,44% | 3,44% |
| 5000 | 5 | 3,92% | 2,75% | 1,51% | 3,25% | 2,71% | 3,49% | 3,03% |
| 5000 | 7 | 2,61% | 5,14% | 2,25% | 2,48% | 3,62% | 5,64% | 3,16% |
| 5000 | 10 | 4,80% | 4,62% | 3,82% | 3,46% | 4,38% | 4,45% | 3,23% |
| 5000 | 30 | 6,76% | 6,40% | 5,09% | 6,58% | 6,64% | 4,65% | 4,67% |
| 5000 | 50 | 6,41% | 4,22% | 7,31% | 6,46% | 6,03% | 9,89% | 7,40% |
| 5000 | 70 | 6% | 5,96% | 7,25% | 7,76% | 8,10% | 5,24% | 5,64% |
| 5000 | 100 | 7,13% | 7,59% | 4,99% | 9,09% | 7,25% | 8,92% | 6,06% |

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          113

Παράρτημα Δ

#### Data Sheet του διακόπτη ΖSDR-230

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων          114

Ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων μέσω DVB-T σε περιβάλλον επιπέδων διαλείψεων         115

### Βιβλιογραφία

- Digital Television over DVB-T standards, The DVB forum, October 2000, διαθέσιμο στην ιστιοσελίδα www.dvb.org

2. Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television (ETSI EN 300 744 V1.4.1 - ETSI, 1997)

3. J.H.Scott, The how and why of COFDM, BBC Research and Development - EBU Technical Review, Winter 1998

4. P.A. Sarginson, MPEG-2: Research and Development Report, BBC RD 1996/2

5. Generic Coding of Moving Pictures and Associated Audio Information (MPEG-2) Part 1: Systems, ISO/IEC 13818-1, 1998

6.	Olli Ojala, IP over DVB-T: The Use and Performance of IP-protocols in Terrestrial Digital Television Broadcast

7. DVB Network Independent Protocols for DVB Interactive Services,   ETS 300 802: November 1997

8. DVB: Interaction channel through PSTN/ISDN, ETS 300 801: August 1997

9. Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting, ETS 301 192, ETSI 1999

10. On–Off Channel Model, http://students.cs.tamu.edu/swang/problems/on-off/on-off.html

11. Finite State Markov Channel – A Useful Model for Radio Communication Channels, IEEE Transactions on vehicular technology, Vol. 44, No 1, February 1995

12. Julio Aráuz, Discrete Rayleigh Fading Channel Modeling , March 2002

13. Wolfgang Kellerer, Peter Sties, Jörg Eberspächer, IP based enhanced Data Casting Services over Radio Broadcast Networks, Munich University of Technology

14. M.Berg, S.Butterfield, J.Cosmas, P.Casagranda, D.Garrec, M.Guiradou, G.Martinez, E.Launay, B.Mazieres, D.Milanesio, CISMUNDUS: Convergence of Digital Broadcast and Mobile Telecommunications

15. TCP/IP | Monitoring | IPERF, www.hep.ucl.ac.uk/~ytl/monitoring/iperf/description.html

16. Dummynet , http://info.iet.unipi.it/~luigi/ip_dummynet/

# Text boxes

1.

2.

3.

Κωδικοποιητής βίντεο

Κωδικοποιητής ήχου

Βίντεο

ήχος

Ρολόΐ

Πακετοποιητής

Πακετοποιητής

Πολυπλέκτης PS

Πολυπλέκτης TS

Πακετοποιημένος Στοιχειώδης συρμός

PS (Πακέτα μεταβλητού μήκους, κοινής χρονικής βάσης)

ΤS (Πακέτα σταθερού μήκους, χωρίς κοινή χρονική βάση)

Πακετοποιημένος Στοιχειώδης συρμός

4.

(

(

(

5.

6.

DVB-T

GPRS

Modulator

Multiplexer

switch

control

switch

client

KISS SATDEM Card

10.0.3.33

10.0.0.4

10.0.0.3

delay

tunnel

IP/DVB

Gateway

OPAL

server

10.0.2.x

10.0.0.x

downlink

switch

διαμορφωτής

delay

control

switch

control

Layer-3 switch

10.0.2.x

10.0.0.x

server

client

uplink

switch

IP/DVB

Gateway

Διαμορφωτής

10.0.2.x

client

7.