Ανάλυση της επίδοσης δικτύων WLAN υπό φορτίο αλληλοδραστικών εφαρμογών

###### ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

###### Αυγουστίνος Κ. Φιλιππουπολίτης

Επιβλέπων : Νικόλαος Μήτρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π

Αθήνα, Ιούλιος 2004

Ανάλυση της επίδοσης δικτύων WLAN υπό φορτίο αλληλοδραστικών εφαρμογών

###### ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

###### Αυγουστίνος Κ. Φιλιππουπολίτης

Επιβλέπων : Νικόλαος Μήτρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 7η Ιουλίου 2004

| .................................. | .................................. | .................................. |
| --- | --- | --- |
| Νικόλαος Μήτρου | Μιχαήλ Θεολόγου | Γεώργιος Στασινόπουλος |
| Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Καθηγητής Ε.Μ.Π. |

Αθήνα, Ιούλιος 2004

..................................

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Αυγουστίνος Κ. Φιλιππουπολίτης
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και αξιολόγηση της επίδοσης ασυρμάτων δικτύων όταν καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίας πολυμέσων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τόσο με έναν όσο και με δύο υπολογιστές πελάτες, και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα μετρήσεις με διάφορα είδη video για την ολοκληρωμένη ανάλυση των επιδόσεων του δικτύου.  Επίσης, αναπτύχθηκαν προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αξιολόγηση των επιδόσεων του δικτύου. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης βοήθησαν στην κατασκευή γραφημάτων που περιγράφουν με ακρίβεια την συμπεριφορά του δικτύου.

Τα αποτελέσματα της εργασίας μας, μας βοηθούν να εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα για τις δυνατότητες των ασυρμάτων δικτύων. Εξάλλου, η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε μπορεί να εφαρμοστεί και σε μελλοντικά είδη ασυρμάτων δικτύων , γεγονός που την καθιστά ακόμα πιο χρήσιμη.

Λέξεις κλειδιά

Μετρήσεις, Ασύρματα δίκτυα, Χαμένα πακέτα, Καθυστέρηση, UDP, RTP, 802.11 MAC, Πλαίσια 802.11, Πολυμέσα

Abstract

The scope of this thesis is the study and the evaluation of the performance of Wireless Networks when they deliver multimedia services. For that purpose measurements were conducted both with a single client and two clients, and their results were analyzed.

Specifically, we conducted measurements with various types of videos, for a complete analysis of the network’s performance. We as well developed computer programs for the evaluation of the network’s performance. The results of that analysis helped us construct graphs that accurately describe the behavior of the network.

The results of our thesis help us infer very useful conclusions about the capabilities of wireless networks. In addition, our methodology can be applied to oncoming types of wireless networks, a fact that renders it even more useful.

Keywords

Measurements, Wireless Networks, Lost packets, Delay, UDP, RTP, 802.11 MAC, 802.11 frames, Μultimedia

Πρόλογος

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας των ασυρμάτων δικτύων που είναι συμβατά με το πρωτόκολλο 802.11b. Η ανάλυσή μας δεν εξαντλείται σε μία τεχνολογική ενδοσκόπηση της αρχιτεκτονικής και της οργάνωσης των ασυρμάτων δικτύων. Αντίθετα, επεκτείνεται και επιχειρεί να αναλύσει την επίδοση αυτών των δικτύων υπό συνθήκες φόρτισης υπηρεσιών πολυμέσων και συγκεκριμένα υπηρεσίες εκπομπής video (video streaming).

Η ανάπτυξη που έχουν τα πολυμέσα τα τελευταία χρόνια είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή. Κάθε προσωπικός υπολογιστής είναι εξοπλισμένος κατάλληλα και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει ταινίες, ενημερωτικά προγράμματα, ψυχαγωγικές εκπομπές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Παράλληλα, οι εφαρμογές πολυμέσων χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων. Πολλές εταιρείες έχουν καταφέρει να βελτιστοποιήσουν την οργάνωσή τους, πραγματοποιώντας συνέδρια και διασκέψεις μέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σε αυτήν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έρχεται να προστεθεί η μία καινούρια τάση : τα ασύρματα δίκτυα. Τα πλεονεκτήματά τους έναντι των συμβατικών ασυρμάτων δικτύων είναι πάρα πολλά και θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην συνέχεια αυτής της εργασίας. Οι ασύρματες κάρτες δικτύου αποτελούν απαραίτητο συστατικό των σύγχρονων υπολογιστών και δη των φορητών υπολογιστών.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει σε μία ειδική κατηγορία υπολογιστών : τους υπολογιστές παλάμης (PDA). Η υπολογιστική τους ισχύ έχει αυξηθεί τόσο που μπορούν να επιτελέσουν με άνεση τις λειτουργίες ενός επιτραπέζιου υπολογιστικού συστήματος. Όλα τα PDAs είναι εξοπλισμένα πλέον με κάρτες ασύρματου δικτύου και μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας.

Καθίσταται συνεπώς ευκρινές ότι ο συνδυασμός ασύρματης διασύνδεσης και πολυμέσων αποτελεί την νέα τάση της εποχής μας. Γι’ αυτό και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η μελέτη της επίδοσης των ασυρμάτων δικτύων όταν καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες πολυμέσων. Η παρούσα εργασία έχει αυτόν ακριβώς τον στόχο. Η προσέγγισή μας περιέχεται στα ακόλουθα κεφάλαια :

Κεφάλαιο 1, Επισκόπηση Ασυρμάτων δικτύων 802.11. Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα ασύρματα δίκτυα από τα παραδοσιακά ενσύρματα. Γίνεται μια παρουσίαση της αρχιτεκτονικής των ασυρμάτων δικτύων. Περιγράφονται τα διάφορα μέρη του δικτύου, οι ασύρματοι σταθμοί, τα σημεία πρόσβασης  και η οργάνωση του συστήματος διανομής.

Κεφάλαιο 2, Το MAC του 802.11. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφει λεπτομερώς το στρώμα ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (Media Access Control, MAC). Αναλύεται η μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους σταθμούς για να αρχίσουν την εκπομπή τους η οποία υιοθετεί την τεχνική αποφυγής συγκρούσεων. Περιγράφεται επίσης η ενθυλάκωση πλαισίων δεδομένων εντός των πλαισίων του 802.11 και αναλύονται οι ακολουθίες πλαισίων που απαιτούνται για την ανταλλαγή δεδομένων.

Κεφάλαιο 3, Θεωρητική ανάλυση πρωτοκόλλων και video. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα πρωτόκολλα RTP και UDP, τα οποία αποτελούν την βάση για τις υπηρεσίες πολυμέσων. Παρουσιάζεται η δομή των πλαισίων και η δομή τους. Επίσης παρουσιάζεται η θεωρία στατιστικής ανάλυσης των video που χρησιμοποιήσαμε στις μετρήσεις μας. Τέλος, γίνεται μια παρουσίαση των δύο προτύπων κωδικοποίησης video που χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές μετάδοσης video μέσω δικτύου.

Κεφάλαιο 4, Περιγραφή της πειραματικής πλατφόρμας ,  του λογισμικού και των video που χρησιμοποιήθηκαν. Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει την πειραματική πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των μετρήσεων. Παρουσιάζονται επίσης τα προγράμματα που χρησιμοποιήσαμε και επεξηγείται ο κώδικάς τους. Αναλύονται τέλος τα video που χρησιμοποιήσαμε , βάσει του θεωρητικού μοντέλου που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 3.

Κεφάλαιο 5, Πειραματικές μετρήσεις. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει όλες τις μετρήσεις που διεξάγαμε. Παρουσιάζονται οι μετρήσεις με ένα client, με κίνηση TCP για επιπλέον φόρτιση του δικτύου και τέλος μετράμε την επίδοση του δικτύου με 2 clients.

Κεφάλαιο 6, Γενικά Συμπεράσματα. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε την συμπεριφορά του ασυρμάτου δικτύου τοπικής εμβέλειας, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των μετρήσεων που διεξάγαμε.

Παράρτημα. Στο παράρτημα παρατίθεται ο κώδικας των προγραμμάτων που συγγράψαμε σε γλώσσα Perl και MATLAB.

Ευχαριστίες

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.

Τον Ηλία Τραχανά για την παραχώρηση του ενός client που χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις. Τον Παναγιώτη Σιφνιάδη για την παραχώρηση μέρους του εξοπλισμού που αποτελεί τον δεύτερο client του δικτύου. Τέλος, τους Μανώλη Φραγκουλόπουλο, Νίκο Ιορδανίδη και Νίκο Τσουκνίδα για την ενθάρρυνση και την συμπαράστασή τους κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1	Επισκόπηση δικτύων 802.11	11

1.1.	Εισαγωγή	12

1.2.	Πλεονεκτήματα Ασυρμάτων δικτύων	12

1.3.	Ραδιοφάσμα	13

1.4.	Τεχνολογικό δέντρο δικτύων 802.11	14

1.5.	Ονοματολογία και σχεδιασμός	15

1.6.	Τύποι δικτύων	16

1.7.	Λειτουργίες δικτύου 802.11	19

1.8.	Υποστήριξη κινητικότητας	21

Κεφάλαιο 2	Το MAC του 802.11	23

2.1.	Εισαγωγή	24

2.2.	Προκλήσεις για το MAC	24

2.3.	Τρόποι πρόσβασης στο MAC και χρονισμός	26

2.4.	Ανταγωνιστική πρόσβαση με χρήση της DCF	30

2.5.	Κατακερματισμός και συναρμολόγηση	34

2.6.	Τυποποίηση Πλαισίων	35

2.7.	Ενθυλάκωση πρωτοκόλλων υψηλότερου επιπέδου στο 802.11	39

2.8.	Ανταγωνιστικές υπηρεσίες	40

Κεφάλαιο 3	Θεωρητική ανάλυση πρωτοκόλλων και video	44

3.1.	Εισαγωγή	45

3.2.	Το πρωτόκολλο UDP	45

3.3.	Το πρωτόκολλο RTP	48

3.4.	Περιγραφή των video formats που χρησιμοποιήθηκαν	50

3.5.	Στατιστική ανάλυση των video	53

Κεφάλαιο 4	Περιγραφή της πειραματικής πλατφόρμας ,  του λογισμικού και των video που χρησιμοποιήθηκαν	55

4.1.	Εισαγωγή	56

4.2.	Περιγραφή πειραματικής πλατφόρμας	56

Σχήμα 4-1. Πειραματική πλατφόρμα	57

4.3.	Περιγραφή διαδικασίας μετρήσεων	57

4.4.	Εκπομπή του video στο δίκτυο – Το Πρόγραμμα VideoLAN	58

4.5.	Καταγραφή των πακέτων – Το πρόγραμμα WinDump	58

4.6.	Υπολογισμός διέλευσης video	59

Σχήμα 4-3. Πρόγραμμα υπολογισμού διέλευσης	60

4.7.	Υπολογισμός της καθυστέρησης και των χαμένων πακέτων	60

4.8.	Επεξεργασία των video που χρησιμοποιήθηκαν	61

4.9.	Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης video streams	61

4.9.1.	Πρώτη Ροή Βίντεο	61

4.9.2.	Δεύτερη Ροή Βίντεο	71

Κεφάλαιο 5	Πειραματικές μετρήσεις	78

5.1.	Εισαγωγή	79

5.2.	Πρώτη Σειρά Μετρήσεων	79

5.2.1.	Μεταβολή του ρυθμού αποστολής δεδομένων (bit rate) της πρώτης ροής βίντεο με ένα δέκτη	79

5.2.2.	Μεταβολή του ρυθμού μετάδοσης πλαισίων (fps) του video βίντεο για δεδομένο ρυθμό μετάδοσης και ένα δέκτη	83

5.2.3.	Μεταβολή της κωδικοποίησης της πρώτης ροής βίντεο με ένα δέκτη	86

5.2.4.	Μεταβολή του ωφέλιμου φορτίου του UDP με bit rate = 5 Mbps MPEG-4 και έναν δέκτη	89

5.2.5.	Μεταβολή του ρυθμού δεδομένων του video με έναν δέκτη και περιεχόμενο αθλητικά	92

5.2.6.	Μεταβολή του ωφέλιμου φορτίου του UDP πακέτου με bit rate = 5 Mbps MPEG-4 και έναν δέκτη με περιεχόμενο αθλητικά	96

5.3.	Δεύτερη Σειρά Μετρήσεων	99

5.3.1.	Μεταβολή του ρυθμού αποστολής δεδομένων του video με ένα δέκτη με και χωρίς FTP κίνηση	99

5.3.2.	Μεταβολή του ωφέλιμου φορτίου του UDP πακέτου με έναν client και FTP κίνηση	103

5.4.	Τρίτη Σειρά Μετρήσεων	107

5.4.1.	Δύο δέκτες με μεταβολή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, με και χωρίς FTP	107

5.4.2.	Δύο clients με μεταβολή του ωφέλιμου φορτίου του UDP, παρουσία FTP κίνησης	113

5.4.3.	Δύο clients με μεταβολή του video format, με FTP κίνηση	117

5.4.4.	Δύο clients με μεταβολή του fps του video, με FTP κίνηση	119

5.4.5.	Εκπομπή βίντεο ρυθμού 4 Mbps και ενός βίντεο 512 Kbps, μαζί με TCP κίνηση	122

5.4.5.1.	Αλλαγή του ρυθμού πλαισίων του βίντεο	122

5.4.5.2.	Δύο δέκτες με μεταβολή του video format, με FTP κίνηση	126

5.4.5.3.	Δύο δέκτες με μεταβολή της κατανομής I-frames του video, με FTP κίνηση	129

Κεφάλαιο 6	Γενικά Συμπεράσματα	132

6.1.	Εισαγωγή	133

6.2.	Επίδραση του περιεχομένου του video	133

6.3.	Επίδραση του ρυθμού μετάδοσης	134

6.4.	Επίδραση του fps του video	134

6.5.	Επίδραση του format του video	135

6.6.	Επίδραση του φορτίου του UDP	135

6.7.	Δικαιοσύνη του UDP	135

Κεφάλαιο 7	Παράρτημα	137

# Επισκόπηση δικτύων 802.11

## Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος ενστερνίζεται όλο και περισσότερο την φορητότητα. Συνεπώς, τα παραδοσιακά μέσα δικτύωσης αποδείχθηκαν ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών του νέου αυτού τρόπου ζωής. Αν οι χρήστες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο μέσω καλωδίων, η κίνησή τους μειώνεται δραματικά. Η ασύρματη διασύνδεση όμως δεν θέτει τέτοιους περιορισμούς και δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Γι’ αυτό και οι ασύρματες τεχνολογίες σιγά- σιγά παίρνουν την θέση των παραδοσιακών ενσύρματων, όσον αφορά το τμήμα πρόσβασης. Το παραδοσιακό τηλέφωνο αντικαταστάθηκε με το ασύρματο ενώ το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει είδος πρώτης ανάγκης.

Αυτή η στροφή της τεχνολογίας λαμβάνει χώρα και στον χώρο των υπολογιστών. Οι νέες τεχνολογίες υπόσχονται στους χρήστες την διασύνδεση με το διαδίκτυο ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Το πιο επιτυχημένο πρότυπο ασύρματης τεχνολογίας τοπικής εμβέλειας είναι το 802.11 το οποίο και θα μελετήσουμε στη συνέχεια.

## Πλεονεκτήματα Ασυρμάτων δικτύων

Ένα από τα προφανή πλεονεκτήματα των ασυρμάτων δικτύων είναι η κινητικότητα. Οι χρήστες των ασυρμάτων δικτύων ενώνονται σε κάποιο δίκτυο και μετά μπορούν να περιπλανώνται ελεύθερα. Ένας χρήστης κινητού τηλεφώνου μπορεί να οδηγεί για ώρες και να συνομιλεί παράλληλα. Αρχικά, η κινητή τηλεφωνία ήταν ακριβή. Αυτό περιόρισε την χρήση της από επαγγελματίες όπως μάνατζερ και διευθυντές που ήθελαν να είναι διαθέσιμοι οπουδήποτε και σε πολύ μικρό χρόνο. Η κινητή τηλεφωνία αποδείχθηκε μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία και τώρα είναι τρομερά δημοφιλής.

Αντίστοιχα, τα ασύρματα δίκτυα υπολογιστών απελευθερώνουν τους προγραμματιστές από το καλώδιο Ethernet και το γραφείο τους. Μπορούν πλέον να δουλεύουν στη βιβλιοθήκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο αυτοκίνητο ή ακόμη και στην καφετέρια. Αρκεί να είναι εντός της περιοχής κάλυψης του σταθμού βάσης. Η τεχνολογία που έχουμε σήμερα μπορεί με ευκολία να καλύψει τον χώρο ενός πανεπιστημίου.

Τα ασύρματα δίκτυα έχουν και μεγάλο βαθμό ευελιξίας, που σημαίνει ότι μπορούν να στηθούν πολύ γρήγορα. Τα ασύρματα δίκτυα χρησιμοποιούν ένα μεγάλο αριθμό από σταθμούς βάσης για να συνδέσουν τους χρήστες στο δίκτυο. Η υποδομή ενός ασυρμάτου δικτύου είναι η ίδια είτε θέλουμε να συνδέσουμε δέκα χρήστες είτε χίλιους. Για να παρέχουμε υπηρεσία σε μία περιοχή, χρειαζόμαστε σταθμούς βάσης και κεραίες. Όταν στηθεί αυτή η υποδομή, η προσθήκη χρηστών είναι πλέον θέμα εξουσιοδότησης. Πρέπει να ρυθμίσουμε το δίκτυο ώστε να αναγνωρίζει και να προσφέρει υπηρεσίες στους νέους χρήστες. Η προσθήκη ενός χρήστη στο δίκτυο δεν απαιτεί προσθήκη καλωδίων και βυσμάτων.

Η ευελιξία είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για τους παρόχους υπηρεσιών. Οι πιο πολύ κατασκευαστές ασυρμάτου υλικού στοχεύουν στις λεγόμενες υπηρεσίες “hot spot”. Είναι πολύ πιθανό οι ταξιδιώτες στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς να θέλουν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς αναμένουν για να αναχωρήσουν. Επίσης οι καφετέριες και άλλοι χώροι συνάντησης επωφελούνται από την ύπαρξη ασυρμάτου δικτύου. Υπάρχουν ήδη τα λεγόμενα internet café, που παρέχουν υπηρεσίες τέτοιου είδους μέσα από ενσύρματη υποδομή. Αυτή όμως η τοποθέτηση των καλωδίων και το στήσιμο του δικτύου είναι χρονοβόρο και πολλές φορές δεν ικανοποιεί. Η προσθήκη χρηστών σε ένα τέτοιο δίκτυο είναι πολύ δύσκολη οπότε ο κατασκευαστής πρέπει να μαντέψει πόσοι χρήστες θα είναι το μέγιστο φόρτο του δικτύου. Με το ασύρματο δίκτυο, το μόνο κομμάτι που έχει καλώδια είναι αυτό που ενώνει το δίκτυο με το internet. Τα ασύρματα δίκτυα έχουν βεβαίως ένα όριο για το throughput που μπορούν να προσφέρουν, αλλά η επέκτασή τους είναι πολύ πιο εύκολη.

Η ευελιξία είναι ιδιαίτερα σημαντική και για παλαιά κτίρια αφού μειώνει τα έξοδα για κατασκευές. Όταν ένα κτίριο ανακηρυχθεί διατηρητέο, η αναδιαμόρφωση είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να τοποθετηθούν πολύ εύκολα σε τέτοιους χώρους.

Τέλος, η ευελιξία έχει σηματοδοτήσει την αρχή ενός νέου είδους δικτύων, που εκμεταλλεύονται το ασύρματο δίκτυο για να επιτύχουν διασύνδεση σε αποστάσεις χιλιομέτρων, τα λεγόμενα community networks. Αυτό άρχισε παράλληλα με την δραματική πτώση των τιμών των συσκευών 802.11 και έχει επεκταθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις Η.Π.Α. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από ερασιτέχνες και το σημαντικότερο παράδειγμα αποτελεί στην χώρα μας το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών ( www.awmn.gr ). Τέτοια δίκτυα μπορούν να προσφέρουν και υπηρεσίες Internet σε περιοχές όπου η υψηλής ταχύτητας Internet υπηρεσίες δε μπορούν να υπάρξουν με ενσύρματο τρόπο (π.χ. λόφους, δύσβατες περιοχές).

Όπως όλα τα δίκτυα, τα ασύρματα δίκτυα εκπέμπουν δεδομένα μέσα από ένα δικτυακό μέσο. Το μέσο στην περίπτωση αυτή είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασύρματα δίκτυα, το μέσο πρέπει να καλύπτει μια ευρεία περιοχή. Τα δύο πιο διαδεδομένα μέσα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τοπικών δικτύων είναι η υπέρυθρη ακτινοβολία και τα ραδιοκύματα. Όλα τα φορητά PC έχουν θύρα υπερύθρων ώστε να μπορούν να συνδέονται εύκολα με περιφερειακές συσκευές. Αλλά η υπέρυθρη ακτινοβολία δεν μπορεί να διαπεράσει τοίχους, παράθυρα και άλλα εμπόδια και σκεδάζεται σε μεγάλο βαθμό. Τα ραδιοκύματα δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και για αυτό είναι και τα πιο διαδεδομένα πλέον για τα ασύρματα δίκτυα.

## Ραδιοφάσμα

Οι ασύρματες συσκευές λειτουργούν σε μία συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων. Κάθε περιοχή έχει ένα αντίστοιχο εύρος ζώνης. Είναι γνωστό ότι όσο μεγαλύτερο εύρος ζώνης έχουμε, τόσο περισσότερη πληροφορία μπορούμε να μεταδώσουμε.

Η χρήση του ραδιοφάσματος ελέγχεται από ρυθμιστικές αρχές οι οποίες δίνουν την άδεια για την εκμετάλλευση του ραδιοφάσματος. Στις Η.Π.Α η ρυθμιστική αρχή είναι η Federal Communications Commission (FCC). Στην Ελλάδα ρυθμιστική αρχή είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Το ραδιοφάσμα, έχει χωριστεί στις εξής περιοχές συχνοτήτων (μπάντες) , καθεμία από τις οποίες απευθύνεται σε διαφορετικές εφαρμογές :

| Μπάντα | Περιοχή συχνοτήτων |
| --- | --- |
| UHF ISM | 902-928 MHz |
| S-Band | 2 - 4 GHz |
| S-Band ISM | 2.4 – 2.5 GHz |
| C-Band | 4 – 8 GHz |
| C-Band Satellite downlink | 3.7 – 4.2 GHz |
| C-Band Radar (καιρός) | 5.25 – 5.925 GHz |
| C-Band ISM | 5.725 – 5.875 GHz |
| C-Band Satellite uplink | 5.925 – 6.425 GHz |
| X-Band | 8 – 12 GHz |
| X-Band Radar (αστυνομία) | 8.5 – 10.55 GHz |
| Ku-Band | 12 – 18 GHz |
| Ku-Band Radar (αστυνομία) | 13.4 – 14 GHz, 15.7 – 17.7 GHz |

Πίνακας 1-1. Μπάντες συχνοτήτων

Στον πίνακα 1-1 υπάρχουν τρεις μπάντες με το όνομα ISM. Αυτό είναι το ακρωνύμιο του Industrial, Scientific, Medical (βιομηχανικό, επιστημονικό, ιατρικό). Η πιο διαδεδομένη μπάντα είναι των 2.4 GHz όπου σε αυτήν λειτουργούν οι φούρνοι μικροκυμάτων. Στην μπάντα αυτή λειτουργούν επίσης και οι συσκευές 802.11, και ιδιαίτερα οι 802.11b συσκευές λειτουργούν στην S-Band ISM. Οι ISM μπάντες δεν απαιτούν εξουσιοδότηση για την χρήση τους αρκεί οι συσκευές που χρησιμοποιούμε να έχουν χαμηλή ισχύ εκπομπής και συνεπώς να μη ρυπαίνουν το ραδιοφάσμα.

## Τεχνολογικό δέντρο δικτύων 802.11

Το 802.11 είναι μέλος της οικογένειας ΙΕΕΕ 802, η οποία είναι μία σειρά από προδιαγραφές τεχνολογίες τοπικού δικτύου (LAN).

Οι προδιαγραφές του IEEE 802 επικεντρώνονται στα δύο χαμηλότερα επίπεδα του μοντέλου OSI, γιατί συνδυάζουν στοιχεία τόσο από το φυσικό επίπεδο όσο και από το επίπεδο ζεύξης δεδομένων. Όλα τα δίκτυα 802 έχουν ένα φυσικό υπόστρωμα και ένα υπόστρωμα MAC. Το MAC είναι ένα σετ από κανόνες που υποδεικνύουν πώς προσπελαύνεται το μέσο και στέλνονται δεδομένα, αλλά οι λεπτομέρειες της εκπομπής και της λήψης καθορίζονται από το PHY υπόστρωμα.

Ξεχωριστές προδιαγραφές στην σειρά 802 καθορίζονται από ένα δεύτερο νούμερο. Για παράδειγμα, 802.3 είναι η προδιαγραφή για ένα δίκτυο πολλαπλής προσπέλασης με ανίχνευση φέροντος και εντοπισμό συγκρούσεων (CSMA/CD) που σχετίζεται με το Ethernet, ενώ 802.5 είναι η προδιαγραφή ενός δικτύου δακτυλίου με κουπόνι. Άλλες προδιαγραφές του 802 είναι η 802.2 που καθορίζει ένα κοινό στρώμα ζεύξης , το Logical Link Control (LLC), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε χαμηλού επιπέδου τεχνολογία LAN. Κάποια χαρακτηριστικά διαχείρισης για δίκτυα 802 περιγράφονται στο 802.1. Μερικά χαρακτηριστικά του 802.1 είναι η γεφύρωση (802.1d) και τα εικονικά LAN (VLAN, 802.1q).

Το 802.11 είναι ένα ακόμα στρώμα ζεύξης που χρησιμοποιεί την ενθυλάκωση 802.2/LLC . Οι βασικές προδιαγραφές του 802.11 περιλαμβάνουν το 802.11 MAC και δύο ακόμα φυσικά στρώματα: Frequency-hopping spread-spectrum (FHSS) φυσικό επίπεδο και direct-sequence spread-spectrum (DSSS) φυσικό επίπεδο. Επόμενες εκδόσεις του 802.11 πρόσθεσαν και άλλα φυσικά επίπεδα. Το 802.11b καθορίζει ένα υψηλού ρυθμού direct-sequence στρώμα (HR/DSSS).

To 802.11 υποστηρίζει πρόσβαση σε ένα δίκτυο κινητών τηλεπικοινωνιών. Για να επιτευχθεί αυτό, ένας μεγάλος αριθμός από χαρακτηριστικά προστέθηκαν στο MAC. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 802.11 MAC να είναι πιο πολύπλοκο από τις υπόλοιπες προδιαγραφές MAC του ΙΕΕΕ 802.

Η χρήση ραδιοκυμάτων ως φυσικό υπόστρωμα απαιτεί ένα σχετικά περίπλοκο PHY στρώμα. Το 802.11 χωρίζει το PHY σε δύο γενικά μέρη: το Physical Layer Convergence procedure (PLCP) που χαρτογραφεί τα MAC πλαίσια στο μέσο, και το Physical Medium Dependent (PMD) σύστημα το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκπομπή αυτών των πλαισίων. Το PLCP βρίσκεται στο σύνορο μεταξύ του PHY και του MAC στρώματος, όπως δείχνει το σχήμα 1-1. Στο 802.11 το PLCP προσθέτει έναν αριθμό πεδίων στο πλαίσιο καθώς αυτό μεταδίδεται στον αέρα.

Σχήμα 1-1: Τα μέρη του PHY

## Ονοματολογία και σχεδιασμός

Τα δίκτυα 802.11 απαρτίζονται από τέσσερα  βασικά μέρη τα οποία φαίνονται στο σχήμα 1-2:

Σχήμα 1-2. Τα μέρη ενός 802.11 δικτύου

Σύστημα διανομής:  Όταν αρκετά Access Points συνδέονται για να σχηματίσουν μια μεγάλη περιοχή κάλυψης, πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε να παρακολουθούν την κίνηση των κινητών σταθμών. Το σύστημα διανομής είναι το λογικό μέρος του 802.11 που χρησιμοποιείται για να προωθήσει τα πλαίσια στον προορισμό τους. Το 802.11 δεν καθορίζει κάποια ιδιαίτερη τεχνολογία για το σύστημα διανομής. Στα περισσότερα εμπορικά προϊόντα  το σύστημα διανομής υλοποιείται ως συνδυασμός  μιας μηχανής γεφύρωσης και ενός μέσου διανομής, που αποτελεί το δίκτυο κορμού που χρησιμοποιείται για να παραδώσει τα πλαίσια μεταξύ των access points. Συχνά αποκαλείται απλά δίκτυο κορμού. Σε σχεδόν όλα τα εμπορικά προϊόντα, το Ethernet χρησιμοποιείται ως δίκτυο κορμού.

Access Points: Τα πλαίσια στο 802.11 πρέπει να μετατραπούν σε άλλο είδος για να παραδοθούν στον έξω κόσμο. Συσκευές που ονομάζονται Σημεία Πρόσβασης (Access Points) εκτελούν την γεφύρωση μεταξύ ασύρματου και ενσύρματου πρόσβασης.

Ασύρματο μέσο:  Για να μεταφέρει τα πλαίσια από σταθμό σε σταθμό, το 802.11 χρησιμοποιεί ένα ασύρματο μέσο. Αρκετά διαφορετικά φυσικά στρώματα καθορίζονται. Η αρχιτεκτονική επιτρέπει πολλαπλά φυσικά επίπεδα να αναπτυχθούν ώστε να υποστηρίζεται το 802.11 MAC. Αρχικά καθορίζονται δύο φυσικά στρώματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) και ένα υπέρυθρης τεχνολογίας , με τα RF να αποδεικνύονται πολύ πιο δημοφιλή.

Σταθμοί: Τα δίκτυα χτίζονται για να μεταφέρουν πλαίσια μεταξύ σταθμών. Ως σταθμούς εννοούμε υπολογιστικές συσκευές με ασύρματες διεπαφές δικτύου. Δεν υπάρχει βέβαια λόγος οι σταθμοί να είναι φορητοί. Σε αρκετά περιβάλλοντα, το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιείται για να αποφευχθούν οι πολύπλοκες καλωδιώσεις.

## Τύποι δικτύων

Το βασικό δομικό συστατικό ενός δικτύου 802.11 είναι το σετ βασικής υπηρεσίας (Basic Service Set, BSS) το οποίο είναι απλά ένα γκρουπ σταθμών που επικοινωνούν μεταξύ τους. Η επικοινωνία λαμβάνει χώρα μέσα σε μια περιοχή που ονομάζεται περιοχή βασικής υπηρεσίας και καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά διάδοσης του ασύρματου μέσου. Όταν ένας σταθμός βρίσκεται εντός της περιοχής βασικής υπηρεσίας, μπορεί να επικοινωνεί με άλλα μέλη του BSS. Τα BSS έχουν δύο μορφές, οι οποίες απεικονίζονται στο σχήμα 1-3.

Ανεξάρτητα δίκτυα

Στα αριστερά βλέπουμε ένα ανεξάρτητο BSS (IBSS). Οι σταθμοί σε ένα IBSS επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους και συνεπώς πρέπει να βρίσκονται εντός της περιοχής απευθείας επικοινωνίας. Το μικρότερο δυνατό IBSS αποτελείται από δύο σταθμούς. Συνήθως, τα IBSS αποτελούνται από ένα μικρό αριθμό σταθμών που στήνονται για ένα συγκεκριμένο σταθμό και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ένας συνηθισμένος τρόπος χρήσης  είναι η κατασκευή ενός δικτύου για μια σύσκεψη σε μία αίθουσα συνεδριάσεων. Όταν αρχίζει η σύσκεψη, οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ένα IBSS για να ανταλλάσσουν δεδομένα.. Όταν η διάσκεψη τελειώνει, το ΙΒSS διαλύεται. Εξαιτίας της μικρής τους διάρκειας, το μικρό τους μέγεθος και του συγκεκριμένου σκοπού τους, τα IBSS αναφέρονται συχνά ως Ad Hoc δίκτυα.

Σχήμα 1-3 Ανεξάρτητο BSS και BSS υποδομής

Δίκτυα υποδομής

Στα δεξιά του σχήματος 1-3 βλέπουμε ένα infrastructure BSS. Τα δίκτυα υποδομής διακρίνονται γιατί χρησιμοποιούν Σημεία Πρόσβασης (Access Points). Τα Access Points χρησιμοποιούνται για κάθε επικοινωνία μέσα σε ένα δίκτυο υποδομής, περιλαμβανομένης της επικοινωνίας μεταξύ κινητών σταθμών εντός της περιοχής υπηρεσίας. Αν ένας κινητός σταθμός μέσα σε ένα δίκτυο υποδομής θέλει να επικοινωνήσει με έναν δεύτερο σταθμό, η επικοινωνία απαιτεί δύο βήματα. Πρώτα, ο σταθμός που ξεκινά την επικοινωνία μεταφέρει το πλαίσιο στο Access Point. Κατόπιν, το access point μεταφέρει το πλαίσιο στον σταθμό προορισμού. Καθώς όλες οι επικοινωνίες βασίζονται στο Access Point, η περιοχή βασικής υπηρεσίας ενός δικτύου υποδομής καθορίζεται από τα σημεία στα οποία η εκπομπή του Access Point μπορεί να ληφθεί. Παρόλο που η εκπομπή πολλών βημάτων απαιτεί περισσότερη χωρητικότητα εκπομπής και είναι πιο πολύπλοκη από την απευθείας εκπομπή από τον πομπό στον δέκτη, έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα :

- Ένα δίκτυο υποδομής καθορίζεται από την απόσταση από το Access Point. Όλοι οι κινητοί σταθμοί πρέπει να είναι εντός της περιοχής κάλυψης του, αλλά δεν υπάρχει περιορισμός για την απόσταση μεταξύ των σταθμών.

- Τα Access Points σε ένα δίκτυο υποδομής είναι σε θέση να βοηθούν τους σταθμούς που προσπαθούν να εξοικονομήσουν ενέργεια. Μπορούν να γνωρίζουν πότε ένας σταθμός εισέρχεται σε φάση εξοικονόμησης ενέργειας και γι’ αυτό αποθηκεύει τα πλαίσια που προορίζονται για αυτόν. Οι κινητοί σταθμοί μπορούν να κλείνουν τον ασύρματο πομποδέκτη και να το ανοίγουν μόνο για να μεταδώσουν πλαίσια και να λάβουν τα αποθηκευμένα πλαίσια που προορίζονται για αυτούς.

Εκτεταμένες περιοχές υπηρεσίας

Τα BSS μπορούν να καλύπτουν μικρά γραφεία και σπίτια, αλλά όχι μεγαλύτερες περιοχές. Το 802.11 επιτρέπει την δημιουργία ασυρμάτων δικτύων αυθαίρετα μεγάλου μεγέθους. Αυτό γίνεται με την ζεύξη των BSS σε σετ εκτεταμένης υπηρεσίας (ESS). Ένα ESS δημιουργείται με την ένωση των BSS με ένα δίκτυο κορμού. Το 802.11 δεν καθορίζει κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία για το δίκτυο κορμού. Απαιτεί απλά το δίκτυο κορμού να παρέχει κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στο σχήμα 1-4 το ESS δημιουργείται από την ένωση των τεσσάρων BSS. Υπό πραγματικές συνθήκες, ο βαθμός επικάλυψης μεταξύ των BSS θα ήταν πιο μεγάλος από αυτόν σου σχήματος 1-4. Αυτό γιατί κανείς θα ήθελε να παρέχει συνεχή κάλυψη εντός της περιοχής εκτεταμένης κάλυψης.

Σχήμα 1-4 Σετ εκτεταμένης υπηρεσίας

Οι σταθμοί εντός του ίδιου ESS μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, ακόμα και αν βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές βασικής υπηρεσίας ή ακόμα και αν κινούνται από περιοχή σε περιοχή. Για να επικοινωνούν οι σταθμοί μεταξύ τους σε ένα ESS, το ασύρματο μέσο πρέπει να δρα ως μια σύνδεση 2ου στρώματος. Τα Access Points ενεργούν ως γέφυρες και έτσι η απευθείας επικοινωνία μεταξύ των σταθμών σε ένα ESS απαιτεί το δίκτυο κορμού να είναι και αυτό μια σύνδεση 2ου στρώματος. Οποιαδήποτε σύνδεση επιπέδου ζεύξης αρκεί. Πολλά Access Points μέσα σε μία περιοχή μπορούν να συνδέονται σε ένα hub ή σε ένα switch ή μπορούν να χρησιμοποιούν VLANs αν η σύνδεση επιπέδου ζεύξης πρέπει να διατρέχει μι μεγάλη περιοχή.

Οι περιοχές εκτεταμένης υπηρεσίας αποτελούν την μορφή με τον μεγαλύτερο βαθμό επέκτασης για ένα δίκτυο 802.11. Τα Access Points σε ένα ESS δίνουν τη δυνατότητα στον έξω κόσμο να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση MAC ώστε να επικοινωνήσει με ένα σταθμό εντός του ESS. Στο σχήμα 1-4 ο δρομολογητής χρησιμοποιεί μια μοναδική διεύθυνση MAC για να παραδώσει πλαίσια σε ένα κινητό σταθμό. Το Access point με το οποίο επικοινωνεί ο σταθμός είναι υπεύθυνο για την παράδοση του πλαισίου. Ο διακομιστής αγνοεί την ακριβή τοποθεσία του σταθμού, και βασίζεται στο access point για την παράδοση του πλαισίου.

## Λειτουργίες δικτύου 802.11

Το 802.11 σχεδιάστηκε ως ακόμη ένα στρώμα ζεύξης για ανώτερου επιπέδου πρωτόκολλα. Οι διαχειριστές δικτύου που είναι εξοικειωμένοι με το Ethernet θα είναι άνετοι και με το 802.11. Οι ομοιότητες είναι τόσο πολλές , που πολλές φορές το 802.11 αναφέρεται ως «ασύρματο Ethernet».

Τα βασικά στοιχεία που είναι παρόντα στο Ethernet, υπάρχουν και στο 802.11. Οι σταθμοί αναγνωρίζονται από 48-bit ΙΕΕΕ 802 MAC διευθύνσεις. Τα πλαίσια παραδίδονται με βάση τις MAC διευθύνσεις. Η παράδοση των πλαισίων δεν είναι αξιόπιστη, γι’ αυτό το 802.11 υλοποιεί αρκετούς βασικούς μηχανισμούς αξιοπιστίας ώστε να αντισταθμίσει τα φτωχά ποιοτικά χαρακτηριστικά του ραδιοδιαύλου.

Υπηρεσίες δικτύου

Ένας τρόπος να καθορίσουμε μία τεχνολογία δικτύου , είναι να καθορίσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει και να επιτρέψουμε στους κατασκευαστές εξοπλισμού να τις υλοποιήσουν με όποιο τρόπο πιστεύουν ότι αρμόζει. Το 802.11 παρέχει εννέα υπηρεσίες. Μόνο τρεις από αυτές χρησιμοποιούνται για μετακίνηση δεδομένων. Οι υπόλοιπες έξι είναι λειτουργίες διαχείρισης που επιτρέπουν στο δίκτυο να παρακολουθεί τους κινητούς σταθμούς και να παραδίδει τα πλαίσια.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής :

Κατανομή: Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιείται από κινητούς σταθμούς σε ένα δίκτυο υποδομής κάθε φορά που στέλνουν δεδομένα. Όταν ένα πλαίσιο γίνει δεκτό από ένα Access Point, το τελευταίο χρησιμοποιεί την υπηρεσία διανομής για να παραδώσει το πλαίσιο στον προορισμό του. Κάθε επικοινωνία που χρησιμοποιεί Access point ταξιδεύει μέσα από την υπηρεσία διανομής, συμπεριλαμβανομένης και της επικοινωνίας δύο κινητών σταθμών που συνδέονται με το ίδιο access point.

Ολοκλήρωση: Η ολοκλήρωση είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από το σύστημα διανομής. Επιτρέπει την σύνδεση του συστήματος διανομής  με ένα δίκτυο μη ΙΕΕΕ 802.11. Η διαδικασία ολοκλήρωσης εξαρτάται από το σύστημα διανομής που χρησιμοποιείται και γι’ αυτό δεν καθορίζεται από το 802.11, εκτός από τις λεπτομέρειες της υπηρεσίας που πρέπει να προσφέρει.

Σύνδεση:  Η παράδοση των πλαισίων στους κινητούς σταθμούς γίνεται εφικτή χάρη στην ικανότητα των κινητών σταθμών να εγγράφονται ή να συνδέονται με ένα access point. Το σύστημα διανομής τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της εγγραφής για να αποφασίσει ποιο access point να χρησιμοποιήσει για κάθε κινητό σταθμό. Οι μη συνδεδεμένοι σταθμοί βρίσκονται «εκτός δικτύου», όπως και σταθμοί εργασίας με τα βύσματα Ethernet εκτός πρίζας. Το 802.11 καθορίζει την λειτουργία που πρέπει να παρέχεται από το σύστημα διανομής χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες εγγραφής, αλλά δεν εξαναγκάζει σε κάποια συγκεκριμένη υλοποίηση.

Επανασύνδεση: Όταν ένας κινητός σταθμός κινείται μεταξύ περιοχών βασικής υπηρεσίας και εντός μιας εκτεταμένης περιοχής υπηρεσίας, πρέπει να εκτιμά την ισχύ του σήματος που λαμβάνει και να αλλάζει όταν χρειάζεται το access point με το οποίο είναι συνδεδεμένος. Οι επανασυνδέσεις ξεκινούν από τους κινητούς σταθμούς όταν οι ενδείξεις του σήματος δείχνουν ότι κάποια άλλη σύνδεση είναι καλύτερη. Ποτέ δεν ξεκινούν από το Access point. Μετά το πέρας της επανασύνδεσης, το σύστημα διανομής ανανεώνει τα αρχεία τοποθεσιών του.

Αποσύνδεση: Για να διακοπεί μια υπάρχουσα σύνδεση, οι σταθμοί χρησιμοποιούν την υπηρεσία αποσύνδεσης. Όταν καλείται αυτή η υπηρεσία, κάθε δεδομένο κινητικότητας που είναι αποθηκευμένο σο σύστημα διανομής, αφαιρείται. Όταν ολοκληρωθεί η αποσύνδεση, ο σταθμός δεν ανήκει πια στο δίκτυο. Το MAC πάντως είναι σχεδιασμένο ώστε να δέχεται την αποχώρηση σταθμών από το δίκτυο χωρίς χρήση της παραπάνω υπηρεσίας.

Ταυτοποίηση: Η φυσική ασφάλεια είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την γενικότερη ασφάλεια ενός ενσύρματου δικτύου LAN. Τα σημεία πρόσβασης στο δίκτυο είναι περιορισμένα, συχνά μέσα σε γραφεία. Ο εξοπλισμός δικτύου ασφαλίζεται μέσα σε ειδικούς χώρους. Παρόμοια ασφάλεια δεν μπορεί να προσφερθεί από ένα ασύρματο δίκτυο, γι’ αυτό στηρίζεται σε επιπλέον ρουτίνες ταυτοποίησης ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι χρήστες που προσπελαύνουν το δίκτυο είναι εγκεκριμένοι.. Η ταυτοποίηση είναι απαραίτητο συστατικό της σύνδεσης καθώς μόνο εγκεκριμένοι χρήστες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δίκτυο.

Τερματισμός ταυτοποίησης: Με αυτόν τον τρόπο τερματίζεται μια ταυτοποιημένη σύνδεση. Με την λήξη της ταυτοποίησης τερματίζεται και η τρέχουσα σύνδεση.

Ασφάλεια: Ισχυροί φυσικοί έλεγχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν τις επιθέσεις κατά της ασφάλειας των δεδομένων σε ένα ενσύρματο δίκτυο. Οι επίδοξοι εισβολείς πρέπει να έχουν φυσική πρόσβαση στο δίκτυο πριν αρχίσουν να υποκλέπτουν δεδομένα. Σε ένα ενσύρματο δίκτυο η φυσική πρόσβαση στην καλωδίωση είναι μέρος της φυσικής πρόσβασης στις υπολογιστικές εγκαταστάσεις. Εξ’ ορισμού, η φυσική πρόσβαση σε ένα ασύρματο δίκτυο είναι σχετικά απλούστερη και απαιτεί την χρήση της κατάλληλης κεραίας και μεθόδου διαμόρφωσης. Για να παρέχει ένα παρόμοιο βαθμό ασφαλείας, το 802.11 παρέχει μια υπηρεσία ασφαλείας που ονομάζεται WEP (Wireless Equivalent Privacy). Ο σκοπός της είναι να κρυπτογραφεί τα πλαίσια καθώς μεταδίδονται μέσα από το ασύρματο μέσο. Πάντως το WEP δεν αποτελεί ισχυρό μηχανισμό ασφάλειας και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να παρακαμφθεί σχετικά εύκολα. Το μόνο το οποίο αποτρέπει είναι η συχνή εμφάνιση μη εγκεκριμένων χρηστών στο δίκτυο.

Παράδοση μονάδων δεδομένων υπηρεσίας MAC: Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από τους σταθμούς και είναι υπεύθυνη για την παράδοση των πλαισίων στον τελικό προορισμό τους.

Υπηρεσίες σταθμού

Οι υπηρεσίες σταθμού είναι μέρος κάθε σταθμού 802.11 και πρέπει να υπάρχουν σε κάθε προϊόν συμβατό με το 802.11. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τους κινητούς σταθμούς και από τις ασύρματες διεπαφές στα access points. Οι σταθμοί παρέχουν υπηρεσίας παράδοσης πλαισίων για να επιτρέψουν την παράδοση των μηνυμάτων και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ταυτοποίησης για να αποκαταστήσουν μία σύνδεση. Οι σταθμοί μπορεί  επίσης να εκμεταλλευθούν τις υπηρεσίες ασφαλείας για να προστατεύσουν τα μηνύματα καθώς ταξιδεύουν μέσα από την ευάλωτη ασύρματη ζεύξη.

Υπηρεσίες συστήματος διανομής

Οι υπηρεσίες συστήματος διανομής συνδέουν τα access points με το σύστημα διανομής. Ο βασικός ρόλος των access points είναι να επεκτείνουν τις υπηρεσίες του ενσύρματου δικτύου στο ασύρματο δίκτυο. Αυτό γίνεται παρέχοντας την κατανομή και την ολοκλήρωση των υπηρεσιών προς την ασύρματη πλευρά. Η διαχείριση των συνδέσεων ασυρμάτων σταθμών είναι ο άλλος σημαντικός ρόλος του συστήματος διανομής. Για να διατηρηθούν τα δεδομένα σύνδεσης και οι πληροφορίες θέσης του σταθμού, το σύστημα διανομής παρέχει τις υπηρεσίες σύνδεσης, επανασύνδεσης και αποσύνδεσης.

## Υποστήριξη κινητικότητας

Η κινητικότητα είναι ο βασικός λόγος για το στήσιμο ενός ασυρμάτου δικτύου. Οι σταθμοί μπορούν να κινούνται καθώς είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο και να μεταδίδουν παράλληλα πλαίσια. Η κινητικότητα μπορεί να προκαλέσει μία από τις ακόλουθες τρεις μεταβάσεις:

Καμία μετάβαση: Όταν οι σταθμοί δεν μετακινούνται εκτός της περιοχής υπηρεσίας του τρέχοντος access point, δεν είναι απαραίτητη μετάβαση. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί ο σταθμός δεν κινείται , είτε γιατί κινείται εντός της περιοχής βασικής υπηρεσίας του access point.

Μετάβαση BSS: Οι σταθμοί παρακολουθούν συνέχεια την ισχύ και την ποιότητα του   σήματος από όλα τα access points που βρίσκονται εντός της εκτεταμένης περιοχής υπηρεσίας. Μέσα σε μια τέτοια περιοχή, το 802.11 παρέχει κινητικότητα MAC στρώματος. Οι σταθμοί που συνδέονται στο σύστημα διανομής μπορούν να εκπέμπουν πλαίσια που προορίζονται για την MAC διεύθυνση ενός κινητού σταθμού, και αφήνουν τα access points να καθορίσουν την τελική διαδρομή προς τον παραλήπτη σταθμό. Οι σταθμοί του συστήματος διανομής δε χρειάζεται να ξέρουν τη θέση ενός κινητού σταθμού , αρκεί ο τελευταίος να βρίσκεται εντός του της ίδιας εκτεταμένης περιοχής υπηρεσίας.

Σχήμα 1-5 Μετάβαση BSS

Το σχήμα 1-5 δείχνει μια μετάβαση BSS. Τα τρία access points βρίσκονται στο ίδιο ESS. Αρχικά για t = 1 το laptop με την κάρτα ασυρμάτου δικτύου βρίσκεται εντός της περιοχής βασικής υπηρεσίας του AP1 και είναι συνδεδεμένο στο AP1. Όταν για t = 2 το laptop κινηθεί εκτός της περιοχής βασικής υπηρεσίας του AP1 και μπει σε αυτήν του AP2, λαμβάνει χώρα μια μετάβαση BSS. Ο κινητός σταθμός χρησιμοποιεί την υπηρεσία επανασύνδεσης  για να συνδεθεί με το AP2.

Η μετάβαση BSS απαιτεί την συνεργασία των access points. Στο παραπάνω σενάριο, το AP2 πρέπει να ενημερώσει το AP1 ότι ο κινητός σταθμός είναι πλέον συνδεδεμένος με το AP2. Το 802.11 δεν καθορίζει τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας μεταξύ των access points κατά τη διάρκεια μιας μετάβασης BSS.

Μετάβαση ESS: Η μετάβαση ESS αναφέρεται στην μετακίνηση από ένα ESS σε ένα άλλο. Το 802.11 δεν υποστηρίζει αυτήν την μετάβαση , απλά επιτρέπει στον σταθμό να συνδεθεί με ένα access point εντός του δεύτερου ESS όταν φύγει από το πρώτο. Οι συνδέσεις υψηλότερων στρωμάτων είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διακοπούν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 802.11 υποστηρίζει μεταβάσεις ESS ως ένα βαθμό όπου είναι σχετικά εύκολο να γίνει σύνδεση με ένα access point του νέου ESS. Η διατήρηση συνδέσεων υψηλότερου επιπέδου απαιτεί υποστήριξη από το εκάστοτε πρωτόκολλο. Όσον αφορά το TCP/IP, απαιτείται το Mobile IP.

Το σχήμα 1-6 απεικονίζει μια μετάβαση ESS. Τέσσερα σετ βασικής υπηρεσίας οργανώνονται σε δύο περιοχές εκτεταμένης υπηρεσίας. Δεν υποστηρίζεται αδιάλειπτη μετάβαση από το αριστερό ESS στο δεξί. Οι μεταβάσεις ESS υποστηρίζονται μόνο γιατί ο κινητός σταθμός θα συνδεθεί γρήγορα με ένα Access point στο δεύτερο ESS. Οποιαδήποτε ενεργή σύνδεση δικτύου είναι πιθανόν να χαθεί όταν ο σταθμός εγκαταλείψει το πρώτο ESS.

Σχήμα 1-6 Μετάβαση ESS

# Το MAC του 802.11

## Εισαγωγή

Το βασικότερο στοιχείο των προδιαγραφών του πρωτοκόλλου 802.11 είναι το MAC. Επηρεάζει κάθε φυσικό στρώμα και ελέγχει την εκπομπή των δεδομένων στο ασύρματο μέσο. Παρέχει τις βασικές διαδικασίες ανταλλαγής πλαισίων και δίνει την δυνατότητα για αλληλεπίδραση με το ενσύρματο δίκτυο υποδομής.

Το 802.11 δεν απέχει πάρα πολύ από τα προηγούμενα ΙΕΕΕ 802 πρωτόκολλα. Απλά προσαρμόζει την δικτύωση Ethernet στις ασύρματες συνθήκες. Όπως και το Ethernet, to 802.11 χρησιμοποιεί την μέθοδο της πολλαπλής πρόσβασης με ανίχνευση φέροντος (CSMA) για να προσπελάσει το ασύρματο μέσο. Αλλά υπάρχει μία βασική διαφορά. Αντί της τεχνικής ανίχνευσης συγκρούσεων χρησιμοποιείται η τεχνική αποφυγής συγκρούσεων. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο διαφορετικό μέσο που χρησιμοποιούν τα δύο δίκτυα.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε τους βασικούς κανόνες πρόσβασης στο ασύρματο μέσο, καθώς και την δομή των πλαισίων 802.11. Επίσης θα περιγράψουμε τις βασικές ακολουθίες ανταλλαγής πλαισίων που λαμβάνουν χώρα σε ένα δίκτυο 802.11.

## Προκλήσεις για το MAC

Ποιότητα Ραδιοζεύξης

Σε ένα ενσύρματο Ethernet, είναι λογικό να εκπέμπουμε ένα πλαίσιο και να υποθέτουμε ότι φτάνει στον προορισμό του σωστά. Οι ραδιοζεύξεις είναι διαφορετικές, ειδικά όταν οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται είναι σε ελεύθερες μπάντες ISM. Ακόμη και εκπομπές στενού εύρους υπόκεινται σε θόρυβο και σε παρεμβολές, αλλά οι συσκευές πρέπει να υποθέσουν ότι θα υπάρχουν παρεμβολές και πρέπει να τις παρακάμψουν. Οι σχεδιαστές του 802.11 σκέφτηκαν τρόπους να αντισταθμίσουν τις παρεμβολές από φούρνους μικροκυμάτων και άλλες πηγές ραδιοσυχνοτήτων. Εκτός από τον θόρυβο, η εξασθένιση πολλαπλής διαδρομής μπορεί να οδηγήσει στην λανθασμένη μετάδοση ενός πλαισίου.

Σε αντίθεση με πολλά άλλα πρωτόκολλα στρώματος ζεύξης, το 802.11 χρησιμοποιεί θετικές επιβεβαιώσεις. Όλα τα μεταδιδόμενα πλαίσια πρέπει να επιβεβαιωθούν, όπως φαίνεται στο σχήμα 2-1. Αν οποιοδήποτε μέρος της μεταφοράς αποτύχει, το πλαίσιο θεωρείται χαμένο.

Η ακολουθία του σχήματος 2-1 είναι μια ατομική εκπομπή. Το 802.11 επιτρέπει  στους σταθμούς να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό κατά τη διάρκεια ατομικών εκπομπών ώστε οι ατομικές ακολουθίες να μην διακόπτονται από άλλους σταθμούς που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν το ασύρματο μέσο.

Το πρόβλημα των κρυμμένων κόμβων

Στα δίκτυα Ethernet, οι σταθμοί βασίζονται στην λήψη εκπομπών για να εκτελέσουν τις λειτουργίες του CSMA/CD. Τα καλώδια είναι το φυσικό μέσο που περιέχει το σήμα και το κατανέμει στους κόμβους του δικτύου. Τα ασύρματα δίκτυα έχουν πιο ασαφή όρια, σε σημείο που μερικές φορές κάθε κόμβος δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κάθε άλλο κόμβο εντός του ασυρμάτου δικτύου. Αυτό φαίνεται στο σχήμα 2-2.

Σχήμα 2-1 Θετική επιβεβαίωση εκπομπής δεδομένων

Σχήμα 2-2 Οι κόμβοι 1 και 3 είναι κρυμμένοι

Στο σχήμα αυτό, ο κόμβος 2 μπορεί να επικοινωνήσει και με τους δύο κόμβους (1 και 3) αλλά κάτι εμποδίζει τους κόμβους 1 και 3  από το να επικοινωνήσουν απευθείας. Το εμπόδιο αυτό καθαυτό δεν έχει σημασία. Μπορεί απλά οι κόμβοι 1 και 3 να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερα από τον 2, έτσι ώστε τα ραδιοκύματα να μην μπορούν να διανύσουν την απόσταση από τον 1 ως τον 3. Όσον αφορά τον κόμβο1, ο κόμβος 3 είναι ένας «κρυμμένος κόμβος». Αν χρησιμοποιούσαμε ένα απλό πρωτόκολλο, θα ήταν εύκολο για τους κόμβους 1 και 3 να εκπέμπουν ταυτόχρονα και να μην αφήνουν τον κόμβο 2 να αποκωδικοποιήσει καμία εκπομπή. Επίσης, οι κόμβοι 1 και 3 δεν θα είχαν καμία επίγνωση της σύγκρουσης, αφού αυτή θα ήταν τοπική για τον κόμβο 2.

Οι συγκρούσεις που προκύπτουν από τους κρυμμένους κόμβους είναι δύσκολο να ανιχνευθούν σε ασύρματα δίκτυα γιατί οι ασύρματοι πομποδέκτες είναι half-duplex. Δεν εκπέμπουν και λαμβάνουν ταυτόχρονα. Για να αποτραπούν οι συγκρούσεις, το 802.11 επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν σήματα Request to Send (RTS) και Clear to Send (CTS) για να «καθαρίσουν» την περιοχή. Το σχήμα 2-3 περιγράφει την διαδικασία.

Σχήμα 2-3 Μηχανισμός RTS/CTS

Στο σχήμα 2-3, ο κόμβος 1 έχει ένα πλαίσιο να στείλει. Ξεκινά τη διαδικασία στέλνοντας ένα πλαίσιο RTS. Το πλαίσιο RTS χρησιμεύει για πολλούς σκοπούς : εκτός του ότι δεσμεύει την ραδιοζεύξη για εκπομπή, κάνει όλους τους σταθμούς που το ακούν να σιωπήσουν. Αν ο σταθμός προορισμού λάβει το RTS πλαίσιο, απαντά με ένα CTS πλαίσιο. Όπως το RTS, το CTS πλαίσιο σιωπεί κάθε σταθμό εντός της περιοχής κάλυψης του σταθμού που το εκπέμπει. Όταν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή RTS/CTS πλαισίων, ο κόμβος 1 μπορεί να εκπέμπει πλαίσια χωρίς να ανησυχεί για παρεμβολές από κάποιον κρυμμένο κόμβο. Οι κρυμμένοι κόμβοι εκτός εμβέλειας του πομπού, σιωπούν χάρη στο CTS του δέκτη. Όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία RTS/CTS, όλα τα πλαίσια πρέπει να επιβεβαιώνονται θετικά.

Η διαδικασία RTS/CTS καταναλώνει ένα αρκετά μεγάλο ποσό χωρητικότητας, ειδικά εξαιτίας της επιπρόσθετης καθυστέρησης που απαιτείται πριν αρχίσει η εκπομπή. Συνεπώς, χρησιμοποιείται μόνο σε περιβάλλοντα υψηλής χωρητικότητας και με υψηλή ανταγωνιστικότητα εκπομπής. Για περιβάλλοντα μικρότερης χωρητικότητας, δεν είναι απαραίτητη.

## Τρόποι πρόσβασης στο MAC και χρονισμός

Η πρόσβαση στο ασύρματο μέσο ελέγχεται από συναρτήσεις συντονισμού. Η πρόσβαση τύπου CSMA/CA παρέχεται από την κατανεμημένη συνάρτηση συντονισμού (Distributed Coordination Function, DCF). Αν απαιτείται υπηρεσία χωρίς ανταγωνισμό, αυτή μπορεί να την παρέχει η σημειακή συνάρτηση συντονισμού (Point Coordination Function, PCF) η οποία είναι επέκταση της DCF. Υπηρεσίες χωρίς ανταγωνισμό παρέχονται μόνο σε δίκτυα υποδομής. Οι συναρτήσεις συντονισμού περιγράφονται παρακάτω και απεικονίζονται στο σχήμα 2-4 :

DCF

Η DCF είναι η βάση του μηχανισμού πρόσβασης CSMS/CA. Όπως και στο Ethernet, ελέγχει πριν την εκπομπή αν η ραδιοζεύξη είναι ελεύθερη. Για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις, οι σταθμοί χρησιμοποιούν μία τυχαία οπισθοχώρηση μετά από κάθε πλαίσιο, με την πρώτη εκπομπή να καταλαμβάνει το κανάλι. Σε μερικές περιπτώσεις, η DCF μπορεί να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό RTS/CTS για να μειώσει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα σύγκρουσης.

PCF

Ο σημειακός συντονισμός παρέχει υπηρεσίες χωρίς ανταγωνισμό. Ειδικοί σταθμοί οι οποίοι ονομάζονται σημειακοί συντονιστές χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι το μέσο θα παρέχεται χωρίς ανταγωνισμό. Οι σημειακοί συντονιστές βρίσκονται στα access points, οπότε η PCF υφίσταται μόνο σε δίκτυα υποδομής. Για να αποκτήσει προτεραιότητα σε σχέση με τις κλασσικές ανταγωνιστικές υπηρεσίες, η PCF επιτρέπει στους σταθμούς να εκπέμπουν πλαίσια μετά από μικρότερα διαστήματα. Η PCF πάντως δεν χρησιμοποιείται ευρέως.

Σχήμα 2 -4 Συναρτήσεις συντονισμού στο MAC

Λειτουργίες ανίχνευσης φέροντος και διάνυσμα διάθεσης δικτύου

Η ανίχνευση φέροντος χρησιμοποιείται για να καθοριστεί αν το μέσο είναι ελεύθερο. Υπάρχουν δύο είδη ανίχνευσης στο 802.11: η φυσική ανίχνευση φέροντος και η εικονική ανίχνευση φέροντος. Αν μια από τις δύο λειτουργίες δείξει ότι το μέσο είναι κατειλημμένο, το MAC το αναφέρει στα ανώτερα στρώματα.

Η φυσική ανίχνευση φέροντος παρέχεται από το εκάστοτε φυσικό στρώμα και εξαρτάται από το μέσο και τη διαμόρφωση που χρησιμοποιείται. Είναι δύσκολο και ακριβό να κατασκευαστούν συσκευές με φυσική ανίχνευση φέροντος γιατί οι πομποδέκτες που μπορούν να εκπέμπουν και να λαμβάνουν ταυτόχρονα πρέπει να υλοποιούν ακριβά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εξάλλου, μπορεί να υπάρχουν κρυμμένοι κόμβοι παντού στο δίκτυο και τότε η φυσική ανίχνευση φέροντος δεν μπορεί να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η εικονική ανίχνευση φέροντος παρέχεται από το διάνυσμα διάθεσης δικτύου (Network Allocation Vector, NAV). Τα περισσότερα πλαίσια 802.11 έχουν ένα πεδίο διάρκειας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δεσμεύσει το μέσο για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τo NAV είναι ένας μετρητής που δείχνει τον χρόνο για τον οποίο το μέσο θα παραμείνει δεσμευμένο. Οι σταθμοί θέτουν το NAV ίσο με τον χρόνο που υπολογίζουν ότι θα χρησιμοποιήσουν το μέσο, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η τρέχουσα λειτουργία. Οι υπόλοιποι σταθμοί μετρούν αντίστροφα από το NAV έως το 0. Όσο το NAV είναι μη μηδενικό, η εικονική λειτουργία ανίχνευσης φέροντος αναφέρει ότι το μέσο είναι κατειλημμένο. Όταν το NAV γίνει μηδέν, η εικονική ανίχνευση φέροντος αναφέρει ότι το μέσο είναι ελεύθερο.

Χρησιμοποιώντας το NAV, οι σταθμοί εξασφαλίζουν ότι οι ατομικές εκπομπές δεν θα διακοπούν. Για παράδειγμα, η ακολουθία RTS/CTS που φαίνεται στο σχήμα 2-3 είναι ατομική. Το σχήμα 2-5 δείχνει πώς το NAV προστατεύει την ακολουθία από διακοπή. Η δραστηριότητα του μέσου από σταθμούς αντιπροσωπεύεται από τις γραμμοσκιασμένες μπάρες. Κάθε μπάρα φέρει το όνομα του αντίστοιχου τύπου πλαισίου. Η απόσταση μεταξύ των πλαισίων φαίνεται από την απουσία δραστηριότητας. Τέλος, ο μετρητής NAV απεικονίζεται με τις μπάρες στον άξονα NAV στο κάτω μέρος του σχήματος. Το NAV περιέχεται στην επικεφαλίδα πλαισίου για τα RTS και CTS πλαίσια. Όταν υπάρχει μπάρα NAV στον άξονα του NAV, τότε οι σταθμοί δεν προσπαθούν να καταλάβουν το μέσο, αφού ο μηχανισμός εικονικής ανίχνευσης φέροντος αναφέρει ότι το μέσο είναι κατειλημμένο.

Σχήμα 2-5 Ο ρόλος του NAV στην εικονική ανίχνευση φέροντος

Για να διασφαλιστεί ότι η ακολουθία δεν θα διακοπεί, ο κόμβος 1 θέτει το NAV του RTS του ώστε να μπλοκάρει την πρόσβαση στο μέσο όσο το RTS πλαίσιο εκπέμπεται. Όλοι οι σταθμοί που ακούν την εκπομπή RTS αναβάλουν την πρόσβασή τους στο μέσο μέχρι το NAV να μηδενιστεί.

Τα πλαίσια RTS δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνονται από όλους τους σταθμούς στο δίκτυο. Γι’ αυτό ο δέκτης απαντά με ένα πλαίσιο CTS που περιλαμβάνει ένα μικρότερο NAV. Το NAV αυτό αποτρέπει τους άλλους σταθμούς από το να καταλάβουν το μέσο μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή του πλαισίου. Όταν ολοκληρωθεί η ακολουθία, το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι από οποιοδήποτε σταθμό μετά από το κατανεμημένο διαπλαισιακό διάκενο (Distributed Interframe Space, DIFS), πράγμα που απεικονίζεται με το παράθυρο ανταγωνισμού στα δεξιά του σχήματος.

Διαπλαισιακό Διάκενο

Όπως και στο κλασσικό Ethernet, το διαπλαισιακό διάκενο παίζει σπουδαίο ρόλο στο συντονισμό της πρόσβασης στο μέσο. Το 802.11 χρησιμοποιεί τέσσερα διαφορετικά διαπλαισιακά διάκενα. Τα τρία χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την πρόσβαση στο μέσο. Η σχέση τους φαίνεται στο σχήμα 2-6.

Τα διαφορετικά διαπλαισιακά διάκενα θέτουν διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας για κάθε είδος κίνησης. Η λογική είναι απλή: Η κίνηση υψηλής προτεραιότητας δεν χρειάζεται να περιμένει πολύ αφότου το μέσο έχει καταστεί ελεύθερο. Γι’ αυτό αν υπάρχει κίνηση υψηλής προτεραιότητας, δεσμεύει το μέσο πριν από τα πλαίσια χαμηλής προτεραιότητας  Για να βοηθηθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών ρυθμών δεδομένων, το διαπλαισιακό διάκενο έχει καθορισμένη διάρκεια, ανεξάρτητη από την ταχύτητα της εκπομπής.

Σχήμα 2-6 Σχέσεις διαπλεσιακών διακένων

Σύντομο διαπλαισιακό διάκενο (Short Interframe Spacing, SIFS)

Το SIFS χρησιμοποιείται για τις εκπομπές υψηλότερης προτεραιότητας, όπως πλαίσια RTS/CTS και ACK. Οι εκπομπές αυτές μπορούν να ξεκινήσουν μετά το πέρας του SIFS. Όταν ξεκινήσουν οι εκπομπές υψηλής προτεραιότητας, το μέσο καθίσταται δεσμευμένο και έτσι τα πλαίσια που μεταδίδονται μετά το SIFS έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα έναντι αυτών που μπορούν να μεταδοθούν μόνο μετά από μεγαλύτερα διάκενα.

Διαπλαισιακό Διάκενο PCF (PIFS)

Το PIFS χρησιμοποιείται από την PCF κατά τις εκπομπές χωρίς ανταγωνισμό. Οι σταθμοί που έχουν δεδομένα να μεταδώσουν κατά την μη ανταγωνιστική περίοδο , μπορούν να το κάνουν μετά το μέρας του PIFS και να προλάβουν έτσι κάθε ανταγωνιστική κίνηση.

Διαπλαισιακό Διάκενο DCF (DIFS)

Το DIFS είναι ο ελάχιστος χρόνος που το μέσο μπορεί να παραμείνει ελεύθερο σε υπηρεσίες ανταγωνιστικές. Οι σταθμοί μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο μέσο αν αυτό έχει μείνει ελεύθερο για χρόνο μεγαλύτερο από το DIFS.

Εκτεταμένο Διαπλαισιακό Διάκενο (EIFS)

To ΕIFS δεν έχει καθορισμένη διάρκεια. Χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει σφάλμα στην μετάδοση ενός πλαισίου.

Διαπλαισιακά διάκενα και προτεραιότητα

Οι ατομικές εκπομπές ξεκινούν όπως και οι κανονικές: πρέπει να περιμένουν για χρόνο ίσο με DIFS πριν αρχίσουν. Παρόλα αυτά, τα επόμενα βήματά τους πραγματοποιούνται μετά από χρόνο SIFS και όχι μετά από DIFS. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα μέρη μιας ατομικής εκπομπής θα καταλάβουν το μέσο πριν από κάθε άλλο είδος πλαισίου που μπορεί να μεταδοθεί. Χρησιμοποιώντας το SIFS και το NAV, οι σταθμοί μπορούν να δεσμεύσουν το μέσο για όσο χρόνο χρειάζονται.

Στο σχήμα 2-5 για παράδειγμα, το SIFS χρησιμοποιείται μεταξύ των διαφόρων μερών της ατομικής εκπομπής. Αφότου ο πομπός αποκτήσει πρόσβαση στο μέσο, ο δέκτης απαντά με ένα CTS μετά από χρόνο SIFS. Κάθε σταθμός που θα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο μέσο μετά την λήξη του RTS, θα πρέπει να περιμένει για χρόνο DIFS. Πριν όμως να λήξει το DIFS, λήγει το SIFS και έτσι εκπέμπεται πρώτα το CTS πλαίσιο.

## Ανταγωνιστική πρόσβαση με χρήση της DCF

Τα περισσότερα είδη κίνησης χρησιμοποιούν την DCF , η οποία παρέχει μία ανταγωνιστική υπηρεσία όπως αυτή του Ethernet. Η DCF επιτρέπει σε πολλαπλούς σταθμούς να αλληλεπιδρούν χωρίς κεντρικό έλεγχο και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε IBSS δίκτυα όσο και σε δίκτυα υποδομής.

Πριν επιχειρήσει να μεταδώσει, κάθε σταθμός ελέγχει αν το μέσο είναι ελεύθερο. Αν δεν είναι, οι σταθμοί αναβάλουν τις εκπομπές τους και χρησιμοποιούν έναν εκθετικό αλγόριθμο οπισθοχώρησης για να αποφύγουν τις συγκρούσεις.

Αναλύοντας τους κανόνες του 802.11 MAC, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα βασικό σετ κανόνων που χρησιμοποιείται πάντα και υπάρχουν και επιπρόσθετοι κανόνες που εφαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες για όλες τις εκπομπές μέσω της DCF :

- Αν το μέσο είναι ελεύθερο για περισσότερο από DIFS, η εκπομπή μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Η ανίχνευση φέροντος εκτελείται χρησιμοποιώντας τόσο την μέθοδο της φυσικής ανίχνευσης του μέσου όσο και της εικονικής ανίχνευσης (NAV).

  - Αν το προηγούμενο πλαίσιο λήφθηκε χωρίς λάθη, το  μέσο πρέπει να είναι ελεύθερο για τουλάχιστον  χρόνο DIFS.

  - Αν η προηγούμενη εκπομπή περιείχε λάθη, το μέσο πρέπει να είναι ελεύθερο για τουλάχιστον χρόνο EIFS.

- Αν το μέσο είναι κατειλημμένο, ο σταθμός πρέπει να περιμένει μέχρι το κανάλι να ελευθερωθεί. Το 802.11 ονομάζει την αναμονή αυτή αναβολή πρόσβασης. Αν η πρόσβαση αναβληθεί,  ο σταθμός περιμένει για χρόνο ίσο με DIFS μέχρι το μέσο να γίνει ελεύθερο και ετοιμάζεται για τη διαδικασία εκθετικής οπισθοχώρησης.

Επιπρόσθετοι κανόνες μπορεί να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πολλοί από αυτούς σχετίζονται με αποτελέσματα προηγούμενων εκπομπών :

- Η ανάκτηση λαθών είναι ευθύνη του σταθμού που στέλνει το πλαίσιο. Οι πομποί περιμένουν επιβεβαιώσεις για κάθε εκπεμφθέν πλαίσιο και είναι υπεύθυνοι για την επανάληψη της εκπομπής μέχρι την επιτυχία της.

  - Οι θετικές επιβεβαιώσεις είναι η μόνη ένδειξη επιτυχίας. Οι ατομικές εκπομπές πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς σε όλα τους τα βήματα ώστε να είναι επιτυχημένες. Αν μια επιβεβαίωση αναμένεται και δεν έρθει, ο πομπός θεωρεί την εκπομπή αποτυχημένη και πρέπει να την επαναλάβει.

  - Όλα τα δεδομένα unicast πρέπει να επιβεβαιώνονται

  - Κάθε αποτυχία αυξάνει έναν μετρητή επαναλήψεων και μετά η εκπομπή επαναλαμβάνεται. Μια αποτυχία μπορεί να οφείλεται σε αποτυχία απόκτησης πρόσβασης στο μέσο ή σε έλλειψη επιβεβαίωσης. Όπως και να έχει, το παράθυρο συμφόρησης επεκτείνεται όταν οι εκπομπές επαναλαμβάνονται.

- Οι ακολουθίες πολλαπλών πλαισίων μπορούν να ανανεώνουν το ΝAV σε κάθε βήμα της διαδικασίας εκπομπής. Όταν ένας σταθμός λάβει ένα NAV που έχει μέγεθος μεγαλύτερο από το τρέχων, ανανεώνει το NAV του. Ο ορισμός του NAV γίνεται σε κάθε εκπομπή πλαισίου.

- Οι ακόλουθοι τύποι πλαισίων μπορούν να μεταδοθούν μετά από χρόνο SIFS και έτσι έχουν μέγιστη προτεραιότητα: επιβεβαιώσεις, CTS πλαίσια, και και κατακερματισμένα πλαίσια σε ακολουθίες κατακερματισμού.

  - Όταν ένας σταθμός εκπέμψει το πρώτο πλαίσιο μιας ακολουθίας, αποκτά τον έλεγχο του καναλιού. Τα όποια επιπρόσθετα πλαίσια και οι επιβεβαιώσεις τους μπορούν να σταλούν χρησιμοποιώντας το SIFS, το οποίο αποκλείει τους άλλους σταθμούς.

  - Τα επιπρόσθετα πλαίσια της ακολουθίας ανανεώνουν το NAV στον αναμενόμενο χρόνο που θα χρησιμοποιηθεί το μέσο

- Εκτεταμένες ακολουθίες πλαισίων είναι απαραίτητες για τα πακέτα των ανωτέρων επιπέδων που ξεπερνούν κάποιο κατώφλι.

  - Πακέτα μεγαλύτερα από το κατώφλι RTS πρέπει να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό RTS/CTS

  - Πακέτα μεγαλύτερα από το κατώφλι κατακερματισμού πρέπει να κατακερματιστούν.

Ανάκτηση λαθών με την DCF

Η ανίχνευση και διόρθωση λαθών είναι ευθύνη του σταθμού που ξεκινά την ατομική εκπομπή πλαισίων. Όταν ένα λάθος ανιχνευθεί, ο σταθμός πρέπει να ξαναστείλει το πλαίσιο. Τα λάθη πρέπει να ανιχνεύονται από τον σταθμό- πομπό. Σε μερικές περιπτώσεις ο πομπός μπορεί να συμπεράνει πως χάθηκε ένα πλαίσιο μέσω της έλλειψης θετικής επιβεβαίωσης από τον δέκτη. Οι μετρητές επαναλήψεων αυξάνονται όταν τα πλαίσια επανεκπέμπονται.

Κάθε πλαίσιο ή κατακερματισμένο πλαίσιο έχει ένα μετρητή συσχετισμένο με αυτό. Οι σταθμοί έχουν δύο μετρητές επαναλήψεων : τον βραχύ μετρητή επαναλήψεων και τον μακρύ μετρητή επαναλήψεων. Τα πλαίσια που είναι μικρότερα από το κατώφλι RTS θεωρούνται βραχέα. Τα πλαίσια που είναι μεγαλύτερα από το κατώφλι αυτό θεωρούνται μακρά. Ανάλογα με το μήκος του, το κάθε πλαίσιο σχετίζεται με τον βραχύ ή τον μακρύ μετρητή. Οι μετρητές επαναλήψεων πλαισίων ξεκινούν από 0 και αυξάνονται κάθε φορά που αποτυγχάνει μια εκπομπή πλαισίου.

Ο βραχύς μετρητής επαναλήψεων μηδενίζεται όταν :

- Λαμβάνεται ένα πλαίσιο CTS ως απάντηση σε ένα RTS

- Λαμβάνεται μια MAC επιβεβαίωση μετά από μία μη κατακερματισμένη εκπομπή

- Λαμβάνεται ένα broadcast ή multicast πλαίσιο

Ο μακρύς μετρητής επαναλήψεων μηδενίζεται όταν:

- Λαμβάνεται μια MAC επιβεβαίωση για ένα πλαίσιο μεγαλύτερο από το κατώφλι RTS

- Λαμβάνεται ένα broadcast ή multicast πλαίσιο

Εκτός από τον αντίστοιχο μετρητή επαναλήψεων, τα πλαίσια παίρνουν και ένα μέγιστο χρόνο ζωής από το MAC. Όταν το πρώτο κατακερματισμένο πλαίσιο μεταδίδεται, ο μετρητής χρόνου ζωής ξεκινά. Όταν φτάνουμε στο όριο χρόνου ζωής, το πλαίσιο απορρίπτεται και δεν γίνεται απόπειρα να μεταδοθούν τα εναπομείναντα πλαίσια.

Χρησιμοποιώντας τους μετρητές επαναλήψεων

Όπως τα πιο πολλά δικτυακά πρωτόκολλα, το 802.11 παρέχει αξιοπιστία μέσω της επανεκπομπής. Η εκπομπή δεδομένων λαμβάνει χώρα μέσα από μια ατομική εκπομπή, και για να είναι επιτυχημένη μια εκπομπή πρέπει να ολοκληρωθεί ολόκληρη η ακολουθία. Όταν ένας σταθμός εκπέμπει ένα πλαίσιο, πρέπει να λάβει μια επιβεβαίωση από το παραλήπτη αλλιώς η εκπομπή θα θεωρηθεί αποτυχημένη. Οι αποτυχημένες εκπομπές αυξάνουν τον μετρητή επαναλήψεων που σχετίζεται με το πλαίσιο (κατακερματισμένο ή όχι). Αν φτάσουμε στο όριο των επαναλήψεων, το πλαίσιο απορρίπτεται και η απώλειά του αναφέρεται στα πρωτόκολλα ανωτέρου επιπέδου.

Η ύπαρξη βραχέων και μακρών πλαισίων βοηθά τους διαχειριστές δικτύων να ρυθμίσουν την επίδοση του δικτύου για διαφορετικά μήκη πλαισίων. Να μεγάλα πλαίσια απαιτούν μεγαλύτερο χώρο buffer και έτσι η ύπαρξη του μακρύ μετρητή επαναλήψεων βοηθάει –με τη μείωσή του- να ελαττώνεται ο απαιτούμενος χώρος buffer.

Οπισθοχώρηση με την DCF

Όταν έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή του πλαισίου και έχει περάσει το DIFS, οι σταθμοί μπορούν να επιχειρήσουν την εκπομπή δεδομένων με βάση τον ανταγωνισμό. Μετά το DIFS ακολουθεί μία περίοδος που ονομάζεται παράθυρο συμφόρησης ή παράθυρο οπισθοχώρησης. Το παράθυρο αυτό χωρίζεται σε σχισμές. Το μήκος της σχισμής εξαρτάται από το εκάστοτε μέσο. Τα φυσικά στρώματα υψηλών ταχυτήτων χρησιμοποιούν μικρότερους χρόνους σχισμής. Οι σταθμοί διαλέγουν τυχαία μια σχισμή και περιμένουν μέχρι να έρθει ο χρόνος της, πριν επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο μέσο. Όλες οι σχισμές έχουν την ίδια πιθανότητα να επιλεγούν. Όταν πολλοί σταθμοί επιχειρούν να εκπέμψουν, ο σταθμός που επιλέγει την πρώτη σχισμή (δηλαδή αυτός που επιλέγει τον μικρότερο τυχαίο αριθμό) νικάει.

Όπως και στο Ethernet, ο χρόνος οπισθοχώρησης επιλέγεται από ένα μεγαλύτερο δειγματικό χώρο κάθε φορά που μια εκπομπή αποτυγχάνει. Το σχήμα 2-7 δείχνει την αύξηση του παραθύρου συμφόρησης καθώς αυξάνει ο αριθμός εκπομπών. Τα νούμερα αναφέρονται στο DSSS φυσικό στρώμα. Άλλα φυσικά στρώματα χρησιμοποιούν διαφορετικά μεγέθη, αλλά η αρχή παραμένει ίδια. Τα μεγέθη του παραθύρου συμφόρησης είναι πάντα κατά 1 μικρότερα από μία δύναμη του 2 (31, 63, 127, 255, 511 κ.ο.κ.). Κάθε φορά που ο μετρητής επαναλήψεων αυξάνει, το παράθυρο συμφόρησης γίνεται ίσο με την αμέσως επόμενη δύναμη του 2. Το μέγεθος του παραθύρου συμφόρησης περιορίζεται από το φυσικό στρώμα. Στο φυσικό στρώμα Direct Sequence για παράδειγμα, η μέγιστη τιμή είναι 1023 σχισμές.

Σχήμα 2-7 Μέγεθος παραθύρου συμφόρησης στο DSSS

Όταν το παράθυρο συμφόρησης λάβει τη μέγιστη τιμή του, παραμένει σε αυτή μέχρι να μπορεί να τεθεί στην ελάχιστή του τιμή. Η ύπαρξη μεγάλων παραθύρων συμφόρησης όταν πολλοί σταθμοί ανταγωνίζονται για την πρόσβαση στο μέσο, καθιστά τους αλγορίθμους του MAC σταθερούς ακόμα και κάτω από συνθήκες υψηλού φόρτου. Το παράθυρο συμφόρησης τίθεται στην ελάχιστη τιμή του όταν τα πλαίσια μεταδίδονται με επιτυχία ή όταν το σχετικός μετρητής επαναλήψεων φτάσει στο όριό του και το πλαίσιο απορριφθεί.

## Κατακερματισμός και συναρμολόγηση

Τα πακέτα υψηλότερων επιπέδων και μερικά μεγάλα πλαίσια διαχείρισης ενδέχεται να πρέπει να σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια ώστε να χωρέσουν μέσα από το ασύρματο κανάλι. Ο κατακερματισμός μπορεί ακόμα να βελτιώσει την αξιοπιστία σε περίπτωση παρεμβολών. Η βασική πηγή παρεμβολών για τις συσκευές 802.11 είναι οι φούρνοι μικροκυμάτων οι οποίοι λειτουργούν στην ίδια μπάντα. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από αυτούς, επηρεάζει την επίδοση του δικτύου.

Οι ασύρματοι σταθμοί μπορούν να κατακερματίσουν τις εκπομπές τους, έτσι ώστε η παρεμβολή να επηρεάζει ένα μικρό μόνο κομμάτι και όχι ολόκληρο το πλαίσιο. Ελαττώνοντας το ποσό δεδομένων που επηρεάζονται από παρεμβολές, ο κατακερματισμός μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο throughput.

Ο κατακερματισμός γίνεται όταν ένα πακέτο υψηλότερο επιπέδου έχει μεγαλύτερο μέγεθος από το κατώφλι κατακερματισμού που έχει θέσει ο διαχειριστής του δικτύου. Τα τεμάχια του πλαισίου έχουν το ίδιο αριθμό σειράς πλαισίου αλλά αυξανόμενους αριθμούς τεμαχίου ώστε να διευκολύνεται η συναρμολόγηση. Η πληροφορίες ελέγχου πλαισίου δείχνουν αν αναμένονται και άλλα τεμάχια. Όλα τα τεμάχια ενός πλαισίου στέλνονται κανονικά μέσω μίας έκρηξης κατακερματισμού, η οποία απεικονίζεται στο σχήμα 2-8. Εδώ έχουμε και μηχανισμό RTS/CTS γιατί συνήθως τα δύο κατώφλια έχουν την ίδια τιμή.

Σχήμα 2-8 Έκρηξη κατακερματισμού

Τα τεμάχια και οι επιβεβαιώσεις τους χωρίζονται με SIFS, και έτσι ο σταθμός καταλαμβάνει το πλήρη έλεγχο του μέσου κατά την έκρηξη κατακερματισμού. Χρησιμοποιείται παράλληλα και το NAV ώστε να αποτραπούν οι άλλοι σταθμοί από το να χρησιμοποιήσουν το κανάλι. Όπως συμβαίνει σε κάθε εκπομπή RTS/CTS, και το RTS και το CTS θέτουν το NAV ίσο με τον χρόνο που χρειάζεται για να μεταδοθεί το πρώτο τεμάχιο. Τα επόμενα τεμάχια σχηματίζουν μια αλυσίδα. Κάθε τεμάχιο θέτει το NAV ώστε να κρατήσει στον έλεγχό του το μέσο μέχρι το τέλος της επιβεβαίωσης του επόμενου τεμαχίου. Το τεμάχιο 0 θέτει το NAV μέχρι το ACK1, το τεμάχιο 1 θέτει το NAV μέχρι το ACK2 κ.ο.κ. Αφού έχει σταλεί το τελευταίο τεμάχιο και η επιβεβαίωσή του, το NAV μηδενίζεται, πράγμα που σημαίνει ότι το μέσο θα ελευθερωθεί μετά το πέρας της έκρηξης κατακερματισμού.

## Τυποποίηση Πλαισίων

Για να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που θέτονται από μία ασύρματη ζεύξη δεδομένων, το MAC είναι αναγκασμένο να υιοθετήσει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά , ένα εκ των οποίων είναι η χρήση τεσσάρων πεδίων διεύθυνσης. Δεν χρησιμοποιούν όλα τα πλαίσια και τα τέσσερα πεδία και οι τιμές που θέτονται στα πεδία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος του MAC πλαισίου που μεταδίδεται.

Το σχήμα 2-9 δείχνει το γενικό 802.11 MAC πλαίσιο. Τα διαγράμματα υπονοούν ότι τα πλαίσια μεταδίδονται από αριστερά προς τα δεξιά, με τα περισσότερο σημαντικά bits να εμφανίζονται τελευταία.

Σχήμα 2-9 Πλαίσιο 802.11 MAC

Τα 802.11 MAC πλαίσια δεν έχουν μερικά από τα κλασσικά Ethernet χαρακτηριστικά , όπως το πεδίο type/length  και το προοίμιο. To προοίμιο είναι μέρος του φυσικού στρώματος και οι λεπτομέρειες ενθυλάκωσης (όπως type/length) βρίσκονται στην επικεφαλίδα των δεδομένων που μεταφέρονται από το 802.11 πλαίσιο.

Έλεγχος πλαισίου

Κάθε πλαίσιο ξεκινά με ένα πεδίο δύο byte που ονομάζεται έλεγχος πλαισίου. Τα υποπεδία από τα οποία αποτελείται είναι τα εξής:

Protocol Version

Δυο bits δείχνουν ποια έκδοση του 802.11 MAC χρησιμοποιείται.

Type / Subtype

Δείχνουν τον τύπο του πλαισίου που χρησιμοποιείται. Για να αντισταθμιστεί ο θόρυβος και η έλλειψη αξιοπιστίας, το 802.11 υλοποιεί πολλές λειτουργίες διαχείρισης. Μία από αυτές είναι το RTS/CTS. Άλλες είναι :

Πλαίσια τύπου management: Association Request/response, Reassociation request/response, probe request/response, beacon, authentication

Πλαίσια τύπου control: power save poll, RTS, CTS, ACK, Contention Free (CF)-End

Πλαίσια τύπου data: Data, Data+CF-Ack, Null Data, CF-Ack, CF-Poll

ToDS και FromDS

Αυτά τα bits δείχνουν αν το πλαίσιο προορίζεται για το σύστημα κατανομής. Όλα τα πλαίσια ενός δικτύου υποδομής θα έχουν ένα από αυτά τα bits ίσο με 1.

More fragments

Όταν ένα πακέτο υψηλότερου επιπέδου κατακερματιστεί από το MAC, το αρχικό τεμάχιο και τα ακόλουθα τεμάχια (πλην του τελευταίου) θέτουν αυτό το bit ίσο με 1.

Retry

Τα επαναμεταδιδόμενα πλαίσια θέτουν αυτό το bit ίσο με 1 για να διευκολύνουν τον σταθμό παραλήπτη να απορρίψει τα αντίγραφα πλαισίων.

Power Management

Οι διεπαφές δικτύου που υλοποιούν το 802.11 συχνά προορίζονται για φορητούς υπολογιστές. Για να κερδίσουμε ενέργεια μπαταρίας, οι υπολογιστές αυτοί μπορούν να θέτουν εκτός λειτουργίας μέρη του δικτυακού εξοπλισμού τους. Αυτό το bit υποδεικνύει αν ο αποστολέας θα είναι σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας ατομικής εκπομπής πλαισίου. Αν ο εν λόγω σταθμός είναι access point, το bit αυτό είναι πάντα 0.

More Data

Τα access points κρατούν στο buffer τους  τα πλαίσια που λαμβάνουν από το σύστημα κατανομής και προορίζονται για ένα σταθμό σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Το bit αυτό το θέτουν ίσο με 1 για να δείξουν ότι τουλάχιστον ένα πλαίσιο είναι διαθέσιμο για έναν σταθμό που βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

WEP

Αυτό το bit δείχνει αν το εκάστοτε πλαίσιο έχει κρυπτογραφηθεί με χρήση του WEP.

Order bit

Όταν τα πλαίσια και τα τεμάχιά τους μεταδίδονται με τη σειρά, το bit αυτό τίθεται ίσο με 1.

Πεδίο Duration/ID

Το πεδίο αυτό έχει πολλές χρήσεις και μπορεί να πάρει μία από τις ακόλουθες μορφές:

Ορισμός του NAV

Όταν το MSB(bit 15) είναι 0, το πεδίο χρησιμοποιείται για να οριστεί το NAV. Η τιμή υποδηλώνει τον αριθμό των microseconds για τα οποία το μέσο εκτιμάται ότι θα παραμείνει κατειλημμένο από την τρέχουσα εκπομπή. Όλοι οι σταθμοί πρέπει να ελέγχουν τις επικεφαλίδες των πλαισίων που λαμβάνουν και να ενημερώνουν το NAV αντίστοιχα. Κάθε τιμή που παρατείνει τον χρόνο κατάληψης του μέσου, ανανεώνει το NAV.

Πλαίσια μεταδιδόμενα σε περιόδους χωρίς ανταγωνισμό

Σε περιόδους χωρίς ανταγωνισμό, το bit 14 είναι 0 και το bit 15 είναι 1.Όλα τα άλλα bit είναι μηδέν. Άρα η τιμή που έχει το πεδίο είναι 32768. Αυτή η τιμή ερμηνεύεται ως NAV και επιτρέπει σε έναν σταθμό που δεν έχει αντιληφθεί ότι η περίοδος είναι μη ανταγωνιστική, να ανανεώσει το NAV του σε έναν αρκούντως μεγάλο αριθμό ώστε να μην παρεμβάλει την εκπομπή.

PS-Poll πλαίσια

Τα bit 14 και 15 τίθενται και τα δύο ίσα με μηδέν στα PS-Poll πλαίσια. Οι σταθμοί που επανέρχονται μετά από περιόδους εξοικονόμησης ενέργειας εκπέμπουν ένα πλαίσιο PS-Poll για να ανακτήσουν τα αποθηκευμένα πλαίσια από το access point. Μέσα στο PS-Poll πλαίσιο βρίσκεται και το ID του BSS που ανήκει ο σταθμός.

Πεδία διεύθυνσης

Ένα πλαίσιο 802.11 μπορεί να περιέχει έως τέσσερα πεδία διεύθυνσης. Τα πεδία αυτά είναι αριθμημένα καθώς διαφορετικά πεδία χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα με το είδος του πλαισίου.

Τα διάφορα είδη διευθύνσεων μπορούν να είναι :

Διεύθυνση προορισμού

Όπως και στο Ethernet, αυτή είναι μια 48-bit MAC διεύθυνση που αντιστοιχεί στον τελικό παραλήπτη του πλαισίου.

Διεύθυνση πηγής

Αυτή είναι η 48-bit διεύθυνση του αποστολέα του πλαισίου.

Διεύθυνση δέκτη

Αυτή είναι μια 48-bit διεύθυνση που δείχνει ποιος ασύρματος σταθμός θα επεξεργαστεί στο πλαίσιο. Αν είναι απλά ένα ασύρματος σταθμός που συνδέεται απευθείας στο δίκτυο, η διεύθυνση αυτή ταυτίζεται με τη διεύθυνση προορισμού. Αν όμως είναι ένας κόμβος του Ethernet που συνδέεται με ένα Access point, τότε η διεύθυνση δέκτη είναι η διεύθυνση της ασύρματης διεπαφής του Access point, και η διεύθυνση προορισμού μπορεί να είναι η διεύθυνση του δρομολογητή που είναι συνδεδεμένος με το Ethernet.

Διεύθυνση πομπού

Είναι μια 48-bit MAC διεύθυνση που προσδιορίζει την ασύρματη διεπαφή που εξέπεμψε το πλαίσιο. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται μόνο σε ασύρματη γεφύρωση.

Basic Service Set ID (BSSID)

Για να αναγνωρίσουν τα διαφορετικά ασύρματα δίκτυα που υπάρχουν σε μία περιοχή, οι σταθμοί συνδέονται με ένα BSS. Στα δίκτυα υποδομής, το BSSID είναι η MAC διεύθυνση που χρησιμοποιεί η ασύρματη διεπαφή του access point. Τα δίκτυα Ad Hoc παράγουν μία τυχαία BSSID με το πρώτο bit ίσο με 1, ώστε να μην υπάρξει σύγκρουση με επίσημες MAC διευθύνσεις.

Ο αριθμός των πεδίων διεύθυνσης που χρησιμοποιούνται εξαρτάται από τον τύπο του πλαισίου. Τα περισσότερα πλαίσια δεδομένων χρησιμοποιούν τρία πεδία για πηγή, προορισμό, και BSSID. Οι περισσότερες εκπομπές χρησιμοποιούν τρεις διευθύνσεις, και γι’ αυτό τρεις πρώτες διευθύνσεις είναι συνεχείς μέσα στο πλαίσιο.

Πεδίο Ελέγχου Ακολουθίας

Αυτό το πεδίο μήκους 16-bit χρησιμοποιείται τόσο για συναρμολόγηση κατακερματισμένων πλαισίων, όσο και για απόρριψη αντιγράφων. Αποτελείται από ένα υποπεδίο 4-bit που ονομάζεται fragment number (αριθμός τεμαχίου), και από ένα υποπεδίο 12-bit που ονομάζεται sequence number (αριθμός ακολουθίας).

Τα πλαίσια ανωτέρων επιπέδων παίρνουν έναν αριθμό ακολουθίας καθώς περνάνε στο MAC για να εκπεμφθούν. Το υποπεδίο sequence number λειτουργεί ως μετρητής modulo-4096 των πλαισίων που έχουν εκπεμφθεί. Αρχίζει από 0 και αυξάνει κατά 1 για κάθε πακέτο ανωτέρου επιπέδου που εισέρχεται στο MAC. Αν τα πακέτα του ανώτερου επιπέδου είναι κατακερματισμένα, όλα τα τεμάχια θα έχουν το ίδιο sequence number. Όταν τα πλαίσια επανεκπέμπονται, ο sequence number δεν αλλάζει.

Αυτό που αλλάζει μεταξύ των τεμαχίων είναι ο fragment number (αριθμός τεμαχίου). Το πρώτο τεμάχιο παίρνει τον αριθμό τεμαχίου 0. Κάθε επόμενο τεμάχιο έχει αριθμό τεμαχίου αυξημένο κατά ένα.

Σώμα πλαισίου

Το σώμα πλαισίου, ή αλλιώς πεδίο δεδομένων, μεταφέρει το φορτίο του ανωτέρου στρώματος από σταθμό σε σταθμό. Το 802.11 μπορεί να εκπέμψει πλαίσια me μέγιστο φορτίο ανωτέρων στρωμάτων ίσο με 2304 bytes

Ακολουθία ελέγχου πλαισίου

Όπως και στο Ethernet, το πλαίσιο του 802.11 τελειώνει με μία ακολουθία ελέγχου πλαισίου (Frame Check Sequence, FCS). Αναφέρεται συχνά ως κυκλικός έλεγχος πλεονάσματος (Cyclic Redundancy Check, CRC) λόγω των μαθηματικών υπολογισμών που λαμβάνουν χώρα. Το FCS δίνει τη δυνατότητα στους σταθμούς να ελέγξουν την ακεραιότητα των ληφθέντων πλαισίων. Όλα τα πεδία στην επικεφαλίδα MAC και στο σώμα του πλαισίου περιλαμβάνονται στο FCS. Παρόλο που το 802.3 και το 802.11 χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο για να υπολογίσουν το FCS, η επικεφαλίδα MAC που χρησιμοποιεί 802.11 είναι διαφορετική από αυτήν του 802.3 και συνεπώς το FCS πρέπει να υπολογιστεί ξανά από τα access points.

Όταν τα πλαίσια στέλνονται στην ασύρματη διεπαφή, υπολογίζεται το FCS πριν τα πλαίσια σταλούν στην ασύρματη ζεύξη. Οι δέκτες μπορούν κατόπιν να υπολογίσουν το FCS του ληφθέντος πλαισίου και να το συγκρίνουν με το FCS που έλαβαν. Αν ταιριάζουν, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το πλαίσιο να μην αλλοιώθηκε κατά την εκπομπή.

Στο Ethernet, τα πλαίσια με λάθος FCS απλά αγνοούνται, ενώ αυτά με σωστό FCS προωθούνται στο ανώτερο επίπεδο. Στα δίκτυα 802.11, τα πλαίσια που περνούν αυτόν τον έλεγχο ακεραιότητας, απαιτούν από τον δέκτη να στείλει μια θετική επιβεβαίωση, αλλιώς εκπέμπονται ξανά. Το 802.11 δεν υλοποιεί αρνητική επιβεβαίωση για πλαίσια με λανθασμένο FCS. Οι σταθμοί πρέπει να περιμένουν το   timeout της επιβεβαίωσης πριν ξαναστείλουν το πλαίσιο.

## Ενθυλάκωση πρωτοκόλλων υψηλότερου επιπέδου στο 802.11

Όπως όλα τα άλλα στρώματα του 802, το 802.11 μπορεί να μεταφέρει οποιοδήποτε πρωτόκολλο του στρώματος δικτύου. Σε αντίθεση με το Ethernet, το 802.11 βασίζεται στην ενθυλάκωση ελέγχου λογικής ζεύξης (Logical-link control, LLC) του 802.2 για να μεταφέρει πρωτόκολλα υψηλότερου επιπέδου. Στο σχήμα 2-10 φαίνεται πώς χρησιμοποιείται η ενθυλάκωση LLC 802.2 για να μεταφέρει ένα πακέτο IP. Στο σχήμα, οι επικεφαλίδες MAC για το 802.1h και για το RFC 1042  μπορεί να είναι τα 12 bytes της MAC διεύθυνσης πηγής και προορισμού του Ethernet, ή για το 802.11 είναι η επικεφαλίδα που είδαμε προηγουμένως.

Σχήμα 2-10 Ενθυλάκωση IP στο 802.11

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές μέθοδοι για την ενθυλάκωση των LLC δεδομένων που θα εκπεμφθούν. Η μία περιγράφεται στο RFC 1042, και η άλλη στο 802.1h. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2-10, οι δύο μέθοδοι μοιάζουν μεταξύ τους. Ένα πλαίσιο Ethernet φαίνεται στην κορφή του σχήματος. Έχει μια επικεφαλίδα MAC με την MAC διεύθυνση πηγής και προορισμού, έναν κωδικό τύπου, το ενσωματωμένο πακέτο και ένα πεδίο ελέγχου πλαισίου.

Και το RFC 1042 και το 802.1h είναι παράγωγα του πρωτοκόλλου πρόσβασης υποδικτύου (Sub-Network Access Protocol, SNAP) του 802.2. Οι διευθύνσεις MAC αντιγράφονται στην αρχή του ενθυλακωμένου πλαισίου και μετά εισέρχεται μία επικεφαλίδα SNAP. Οι επικεφαλίδες SNAP ξεκινούν με το Destination Service Access Point (DSAP) και μετά με το Source Service Access Point (SSAP). Μετά από τις διευθύνσεις, το SNAP εισάγει μια επικεφαλίδα ελέγχου. Όπως το High Level Data link Control (HDLC) και οι πρόγονοι του, το πεδίο ελέγχου τίθεται ίσο με 0x03 για να υποδηλώσει μη αριθμημένη πληροφορία (Unnumbered Information), μία κατηγορία που ταιριάζει με την παράδοση καλύτερης προσπάθειας των IP πακέτων. Το τελευταίο πεδίο που εισάγει το SNAP είναι ένας αναγνωριστής (organizationally unique identifier, OUI). Τέλος, το SNAP αντιγράφει τον κωδικό τύπου από το αρχικό πλαίσιο Ethernet.

## Ανταγωνιστικές υπηρεσίες

Οι εκπομπές που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα, είναι ατομικές πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να θεωρούνται ως κάτι ενιαίο. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που προορίζονται για έναν σταθμό (unicast) πάντα επιβεβαιώνονται για να διασφαλίζεται η παράδοση. Παρόλο που η όλη διαδικασία επεκτείνεται σε δύο πλαίσια, η διαδικασία αυτή καθαυτή είναι μια μονή επιχείρηση. Αν οποιοδήποτε μέρος της αποτύχει, τα μέρη που επικοινωνούν επαναλαμβάνουν την επιχείρηση. Υπάρχουν δύο σετ ατομικών συναλλαγών στο 802.11. Το ένα χρησιμοποιείται από την DCF για υπηρεσίες βασισμένες στον ανταγωνισμό και περιγράφεται παρακάτω. Το άλλο χρησιμοποιείται από το PCF.

Δεδομένα broadcast και multicast ή πλαίσια διαχείρισης

Τα δεδομένα broadcast και multicast έχουν τις πιο απλές ανταλλαγές πλαισίων γιατί δεν απαιτούν επιβεβαιώσεις. Οι τύποι των πλαισίων που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία είναι οι ακόλουθοι :

- Broadcast πλαίσια δεδομένων με διεύθυνση broadcast στο πεδίο Address1

- Multicast πλαίσια δεδομένων με διεύθυνση multicast στο πεδίο Address1

- Broadcast πλαίσια διαχείρισης με διεύθυνση broadcast στο πεδίο Address1 (beacon, probe request)

Τα πλαίσια που προορίζονται για πολλές διευθύνσεις δεν κατακερματίζονται και δεν απαιτούν επιβεβαίωση. Ολόκληρη η ατομική ακολουθία αποτελείται από ένα πλαίσιο που στέλνεται σύμφωνα με τους κανόνες του ελέγχου πρόσβασης με βάση τον ανταγωνισμό. Μετά το πέρας της προηγούμενης εκπομπής, όλοι οι σταθμοί περιμένουν για DIFS και μετά αρχίζουν την αντίστροφη μέτρηση σύμφωνα με τα τυχαία διαστήματα οπισθοχώρησης που έχουν επιλέξει.

Καθώς η ανταλλαγή πλαισίων αποτελείται από ένα μόνο πλαίσιο, το NAV τίθεται ίσο με 0. Αφού δεν ακολουθούν άλλα πλαίσια, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός εικονικής ανίχνευσης φέροντος για να αποτραπούν άλλοι σταθμοί από το να χρησιμοποιήσουν το μέσο. Μετά την εκπομπή του πλαισίου, όλοι οι σταθμοί περιμένουν για χρόνο DIFS και αρχίζουν και πάλι την αντίστροφη μέτρηση. Αυτό φαίνεται στο σχήμα 2-11

Σχήμα 2-11 Ατομική εκπομπή broadcast/multicast πλαισίων δεδομένων και broadcast πλαισίων διαχείρισης

Ανάλογα με το περιβάλλον, τα πλαίσια που στέλνονται σε ομαδικές διευθύνσεις ενδέχεται να έχουν χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσίας αφού δεν επιβεβαιώνονται. Συνεπώς μερικοί σταθμοί μπορεί να μην λάβουν ένα μέρος της broadcast ή multicast κίνησης αλλά δεν υπάρχει κάποια λειτουργία στο MAC για την επαναμετάδοση αυτών των πλαισίων.

Πλαίσια unicast

Τα πλαίσια που προορίζονται για ένα μόνο σταθμό ονομάζονται κατευθυνόμενα δεδομένα σύμφωνα με το 802.11 ή αλλιώς unicast. Τα πλαίσια αυτά πρέπει να επιβεβαιωθούν ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία. Όλοι οι ακόλουθοι μηχανισμοί αναφέρονται τόσο σε πλαίσια δεδομένων όσο και σε πλαίσια διαχείρισης. Πρακτικά παρατηρούνται συχνότερα με πλαίσια διαχείρησης.

Βασική θετική επιβεβαίωση (τελευταίο τεμάχιο)

Η αξιόπιστη εκπομπή μεταξύ δύο σταθμών βασίζεται σε απλές θετικές επιβεβαιώσεις. Τα πλαίσια δεδομένων unicast πρέπει να επιβεβαιώνονται, αλλιώς θεωρούνται χαμένα. Η πιο βασική περίπτωση είναι ένα πλαίσιο και η αντίστοιχη επιβεβαίωση, όπως φαίνεται στο σχήμα 2-12;

Σχήμα 2-12 Θετική επιβεβαίωση

Το πλαίσιο χρησιμοποιεί το NAV για να δεσμεύσει το μέσο για το πλαίσιο, την επιβεβαίωσή του και το ενδιάμεσο SIFS. Θέτοντας ένα μακρύ NAV, ο αποστολέας δεσμεύει το εικονικό φέρον για ολόκληρη την ακολουθία και εγγυάται ότι ο αποδέκτης του πλαισίου θα μπορεί να στείλει την επιβεβαίωση. Αφού η ακολουθία τελειώνει με ACK, δεν χρειάζεται περαιτέρω δέσμευση του εικονικού φέροντος και έτσι το NAV τίθεται ίσο με 0.

Κατακερματισμός

Πολλά πρωτόκολλα υψηλότερου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του IP, υποστηρίζουν τον κατακερματισμό. Το μειονέκτημα του κατακερματισμού σε επίπεδο δικτύου είναι ότι η συναρμολόγηση γίνεται στον τελικό προορισμό. Αν κάποιο από τα τεμάχια χαθεί, ολόκληρο το πακέτο πρέπει να ξαναεκπεμφθεί. Τα στρώματα ζεύξης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κατακερματισμό για να αυξήσουν την ταχύτητα σε κάποιο δίκτυο με μικρή MTU (Maximum Transfer Unit). To 802.11 χρησιμοποιεί τον κατακερματισμό για να αντισταθμίσει τις παρεμβολές. Η λειτουργία του κατακερματισμού φαίνεται στο σχήμα 2-13

Τα δύο τελευταία πλαίσια που ανταλλάσσονται (Data Frag 3 και ACK 3) είναι τα ίδια με αυτά της προηγούμενης ακολουθίας και το NAV τίθεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Παρόλα αυτά, όλα τα προηγούμενα πλαίσια χρησιμοποιούν το NAV για να δεσμεύσουν το μέσο για το επόμενο πλαίσιο. Το πρώτο πλαίσιο θέτει το NAV ίσο με τόσο χρόνο ώστε να χωρέσει την ACK του, το επόμενο τεμάχιο και την ACK του τεμαχίου αυτού. Για να δείξει πως αναφερόμαστε σε τεμάχια, το MAC θέτει το More Fragments bit στο πεδίο ελέγχου πλαισίου ίσο με 1.Όλες οι μη τελικές ACK συνεχίζουν να επεκτείνουν τη δέσμευση για το επόμενο τεμάχιο δεδομένων και την ACK του. Τα επόμενα πλαίσια δεδομένων κατόπιν επεκτείνουν το NAV ώστε να περιέχει τις επόμενες ACKs. Το τελευταίο πλαίσιο δεδομένων θέτει το More Fragments bit ίσο με 0 και η τελευταία ACK θέτει το NAV ίσο με 0. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τεμαχίων, αλλά το συνολικό μήκος του πλαισίου πρέπει να είναι μικρότερο από το όριο που θέτει το PHY στρώμα.

Ο κατακερματισμός ελέγχεται από ένα κατώφλι του MAC. Οι πιο πολλές διεπαφές δικτύου δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξουμε αυτό το κατώφλι. Υψηλό κατώφλι σημαίνει ότι τα πλαίσια παραδίδονται με μικρότερο αριθμό (και συνολικό μέγεθος) επικεφαλίδων (overhead) αλλά το κόστος όταν χάνεται ένα πλαίσιο είναι μεγάλο. Χαμηλό κατώφλι κατακερματισμού επιφέρει μεγάλο συνολικό μέγεθος επικεφαλίδων αλλά αποφέρει ανθεκτικότητα σε αντίξοες για τη μετάδοση συνθήκες.

Σχήμα 2-13 Κατακερματισμός

RTS/CTS

Για να διασφαλίσει την δέσμευση του μέσου και την αδιάλειπτη εκπομπή δεδομένων, ένας  σταθμός μπορεί να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό RTS/CTS. Το σχήμα 2-14 δείχνει τη διαδικασία. Η ανταλλαγή RTS/CTS δρα ακριβώς όπως η αρχική ανταλλαγή στην περίπτωση του κατακερματισμού, με μόνη διαφορά ότι το RTS πλαίσιο δεν μεταφέρει δεδομένα. Το NAV που τίθεται από το RTS, επιτρέπει την ολοκλήρωση του CTS και το CTS με τη σειρά του χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο πλαίσιο δεδομένων.

Σχήμα 2-14 Μηχανισμός RTS/CTS

Η χρήση του RTS/CTS καθορίζεται από ένα κατώφλι όπως και στην περίπτωση του κατακερματισμού.

# Θεωρητική ανάλυση πρωτοκόλλων και video

## Εισαγωγή

Οι εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως η τηλεφωνία μέσω διαδικτύου και η συνδιάσκεψη μέσω video, βρίσκονται και θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσον αφορά τον χώρο της δικτυακής επικοινωνίας.   Γι’ αυτό και πολλές διεθνείς επιτροπές τυποποίησης (όπως η ITU) αναπτύσσουν συνεχώς νέα πρότυπα για αυτού του είδους τις εφαρμογές.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων UDP και RTP. Τα πρωτόκολλα αυτά χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε εφαρμογές πολυμέσων και κυρίως για μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω ενός δικτύου. Θα εξετάσουμε αναλυτικά τη δομή των πακέτων κάθε πρωτοκόλλου και θα δούμε πώς εκμεταλλεύεται η κάθε εφαρμογή στις αντίστοιχες πληροφορίες.

Τέλος, θα περιγράψουμε δύο από τα βασικότερα πρότυπα κωδικοποίησης video που χρησιμοποιούνται στην μετάδοση video μέσω δικτύου : το Motion JPEG και το MPEG-4. Θα δούμε συνοπτικά τον τρόπο λειτουργίας τους και θα εξετάσουμε την χρησιμότητά τους ανάλογα με τις ανάγκες μας.

## Το πρωτόκολλο UDP

Το πρωτόκολλο UDP, το οποίο ορίζεται στο RFC 768,  επιτελεί τις λιγότερες δυνατές λειτουργίες που θα περιμέναμε από ένα πρωτόκολλο μεταφοράς. Εκτός από τη λειτουργία της πολυπλεξίας / αποσυμπλοκής και ενός μικρού ελέγχου λαθών, δεν προσθέτει τίποτα στο IP. Στην ουσία, ο αν διαλέξουμε το UDP τότε είναι σαν να μιλάμε απευθείας με το IP. To UDP παραλαμβάνει τα μηνύματα από την διεργασία εφαρμογής, προσαρτεί τα πεδία αριθμού πόρτας πηγής και προορισμού για την υπηρεσία πολυπλεξίας / αποσυμπλοκής, προσθέτει άλλα δύο μικρά πεδία και προωθεί το προκύπτον τεμάχιο στο στρώμα δικτύου. Το στρώμα δικτύου ενθυλακώνει το τεμάχιο μέσα σε ένα δεδομενογράφημα IP και κατόπιν πραγματοποιεί μια απόπειρα «βέλτιστης προσπάθειας» για να παραδώσει το τεμάχιο στον αποδέκτη. Αν το τεμάχιο φτάσει στον αποδέκτη, το UDP χρησιμοποιεί τον αριθμό της πόρτας προορισμού για να παραδώσει τα δεδομένα του τεμαχίου στην σωστή διεργασία εφαρμογής. Πρέπει να σημειώσουμε ότι με το UDP δεν υπάρχει διαπραγμάτευση μεταξύ της οντότητας του στρώματος μεταφοράς που στέλνει δεδομένα και αυτής που δέχεται. Γι’ αυτό το λόγο, το UDP λέμε ότι είναι πρωτόκολλο χωρίς σύνδεση.

Το DNS είναι ένα παράδειγμα πρωτοκόλλου στρώματος εφαρμογής που χρησιμοποιεί το UDP. Όταν μια εφαρμογή DNS σε έναν σταθμό θέλει να πραγματοποιήσει μια αναζήτηση, κατασκευάζει ένα μήνυμα αναζήτησης DNS και το περνά στο UDP. Χωρίς να κάνει καμία διαπραγμάτευση με την οντότητα UDP που υπάρχει στο σύστημα προορισμού, το UDP προσθέτει τα πεδία επικεφαλίδας και περνάει το προκύπτον τεμάχιο στο στρώμα δικτύου. Το στρώμα δικτύου ενθυλακώνει το τεμάχιο UDP σε ένα δεδομενογράφημα και το στέλνει σε έναν διακομιστή ονομάτων. Κατόπιν η εφαρμογή DNS στον σταθμό που επιτελεί την αναζήτηση περιμένει για μια απάντηση.. Αν δεν την λάβει (επειδή πιθανόν το υποκείμενο δίκτυο έχασε την αίτηση αναζήτησης ή την απάντηση), είτε στέλνει αίτηση αναζήτησης σε άλλο διακομιστή ονομάτων, είτε ενημερώνει την ενδιαφερόμενη εφαρμογή ότι δε μπορεί να πάρει απάντηση.

Μπορεί βέβαια να αναρωτηθεί κανείς γιατί κάποιος προγραμματιστής να διαλέξει μια υλοποίηση βασισμένη στο UDP, παρά στο TCP. To ΤCP μπορεί να παρέχει αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων, αλλά το UDP έχει και αυτό αρκετά πλεονεκτήματα. Αυτά παρατίθενται παρακάτω :

- Δεν απαιτεί σύνδεση: Το TCP χρησιμοποιεί μια τριμερή διαπραγμάτευση πριν αρχίσει τη μεταφορά δεδομένων. Το UDP απλά μεταδίδει χωρίς προκαταρκτικές διαδικασίες. Έτσι το UDP δεν εισάγει καθυστέρηση, περιμένοντας να δημιουργήσει μια σύνδεση. Γι’ αυτό και το DNS χρησιμοποιεί το UDP, αλλιώς αν χρησιμοποιούσε το TCP θα ήταν πολύ πιο αργό. Το HTTP απεναντίας χρησιμοποιεί το TCP γιατί η αξιοπιστία είναι πολύ σημαντική όταν μεταδίδονται ιστοσελίδες με κείμενο. Γι’ αυτό και υπάρχει μια καθυστέρηση κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο.

- Δεν διατηρεί σύνδεση: Το TCP διατηρεί την σύνδεση όταν επικοινωνούν δύο συστήματα. Αυτή η κατάσταση σύνδεσης περιλαμβάνει buffers  αποστολής και λήψης, παραμέτρους ελέγχου συμφόρησης, και παραμέτρους αριθμού σειράς και επιβεβαίωσης. Αυτή η κατάσταση είναι απαραίτητη για να υλοποιήσει το TCP την υπηρεσία αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων και ελέγχου συμφόρησης. Το UDP από την άλλη, δεν διατηρεί κατάσταση σύνδεσης και δεν χρησιμοποιεί καμία από τις παραπάνω παραμέτρους. Γι’ αυτό το λόγο, ένας διακομιστής που τρέχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή (π.χ. video streaming), μπορεί να υποστηρίξει πολλούς περισσότερους πελάτες όταν η εφαρμογή βασίζεται στο UDP παρά στο TCP.

- Μικρή επικεφαλίδα πακέτου: Ένα τεμάχιο TCP έχει επικεφαλίδα 20 bytes, ενώ το UDP έχει μόλις 8 bytes.

- Καλύτερος έλεγχος της εφαρμογής όσον αφορά το είδος και το συγχρονισμό των δεδομένων που στέλνονται:  Στο UDP, μόλις μια εφαρμογή περάσει δεδομένα στο UDP, αυτό θα τα τοποθετήσει σε ένα τεμάχιο UDP και θα το στείλει απευθείας στο δίκτυο. Το TCP από την άλλη υλοποιεί έναν μηχανισμό ελέγχου συμφόρησης ο οποίος τροποποιεί τον ρυθμό αποστολής πακέτων του επιπέδου μεταφοράς,  όταν μια ζεύξη μεταξύ πηγής και προορισμού έχει πολύ μεγάλο φορτίο. Επίσης, το TCP θα συνεχίσει να στέλνει ένα τεμάχιο δεδομένων έως ότου λάβει επιβεβαίωση από τον παραλήπτη, ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα χρειαστεί για αυτήν την αξιόπιστη παράδοση. Οι υπηρεσίες πραγματικού χρόνου όμως, απαιτούν ένα ελάχιστο ρυθμό αποστολής, δεν δέχονται πακέτα με μεγάλη καθυστέρηση και ανέχονται κάποια απώλεια δεδομένων. Γι’ αυτό και το μοντέλο του TCP δεν τους ταιριάζει. Αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν το UDP και υλοποιούν από τη μεριά τους όποια επιπλέον λειτουργικότητα χρειάζεται.

Ο πίνακας 3-1 αναφέρει δημοφιλείς εφαρμογές του διαδικτύου καθώς και τα πρωτόκολλα μεταφοράς που χρησιμοποιούν. Όπως θα περιμέναμε, το e-mail, το telnet, το web και το ftp, χρησιμοποιούν το TCP, αφού χρειάζονται την αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων. Παρόλα αυτά, πολλές σημαντικές εφαρμογές χρησιμοποιούν το UDP.

Το UDP χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των πινάκων δρομολόγησης RIP, γιατί οι ανανεώσεις στέλνονται περιοδικά και οι χαμένες ανανεώσεις αντικαθίστανται από τις πιο πρόσφατες. Το UDP χρησιμοποιείται επίσης για να μεταφέρει δεδομένα διαχείρισης δικτύου (SNMP). Σε αυτήν την περίπτωση είναι προτιμότερο από το TCP γιατί οι εφαρμογές διαχείρισης πρέπει να τρέχουν και όταν το δίκτυο βρίσκεται σε συμφόρηση, και τότε δεν μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη υπηρεσία δεδομένων μαζί με έλεγχο συμφόρησης (αυτό που υλοποιεί δηλαδή το TCP). Επίσης, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το DNS χρησιμοποιεί το UDP αποφεύγοντας έτσι τις καθυστερήσεις του TCP λόγω εγκατάστασης και απόλυσης σύνδεσης.

| Εφαρμογή | Πρωτόκολλο στρώματος εφαρμογής | Πρωτόκολλο μεταφοράς |
| --- | --- | --- |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | SMTP | TCP |
| Απομακρυσμένη πρόσβαση τερματικού | Telnet | TCP |
| Web | HTTP | TCP |
| Μεταφορά αρχείων | FTP | TCP |
| Απομακρυσμένη μεταφορά αρχείων | NFS | UDP |
| Πολυμέσα | Εξαρτάται από εφαρμογή | UDP |
| Τηλεφωνία μέσω διαδικτύου | Εξαρτάται από εφαρμογή | UDP |
| Διαχείριση δικτύου | SNMP | UDP |
| Πρωτόκολλο δρομολόγησης | RIP | UDP |
| Μετάφραση ονόματος | DNS | UDP |

##### Πίνακας 3-1 Εφαρμογές διαδικτύου και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα μεταφοράς

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.1, το UDP είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο για εφαρμογές πολυμέσων όπως τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, συνδιάσκεψη video πραγματικού χρόνου, και εκπομπή αποθηκευμένου video. Όλες αυτές οι εφαρμογές ανέχονται μία μικρή απώλεια  δεδομένων, και γι’ αυτό η αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για την επιτυχία της υπηρεσίας. Επίσης, οι εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως τηλεφωνία μέσω διαδικτύου και συνδιάσκεψη video, έχουν μεγάλες επιπτώσεις από τον έλεγχο συμφόρησης που εφαρμόζει το TCP. Γι’ αυτό και οι προγραμματιστές εφαρμογών πολυμέσων χρησιμοποιούν το UDP.

Παρόλο που είναι πολύ διαδεδομένη, η χρήση του UDP είναι και λίγο αντιφατική. Το UDP δεν έχει καθόλου έλεγχο συμφόρησης. Χωρίς αυτόν, το δίκτυο μπορεί να φορτιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν όλοι οι σταθμοί ενός δικτύου αρχίσουν να εκπέμπουν υψηλής ποιότητας video,  θα υπήρχε τεράστιο φορτίο στους δρομολογητές και το δίκτυο θα βρισκόταν σε πολύ δυσμενή κατάσταση. Γι’ αυτό και η έλλειψη μηχανισμού ελέγχου συμφόρησης μπορεί να αποτελέσει πιθανώς ένα σημαντικό πρόβλημα. Στην μελέτη που διεξάγαμε έχουμε μελετήσει αρκετές περιπτώσεις κίνησης UDP από δύο σταθμούς ταυτόχρονα και αργότερα θα αναλύσουμε την συμπεριφορά του δικτύου.

Πριν αναλύσουμε την δομή ενός τεμαχίου UDP, πρέπει να αναφέρουμε ότι μια εφαρμογή μπορεί να παρέχει αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας το UDP. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί αν ο μηχανισμός που θα εξασφαλίζει την αξιοπιστία ενσωματωθεί στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορούν να υλοποιηθούν μηχανισμοί επιβεβαίωσης και επανεκπομπής. Αλλά αυτό θα προσέδιδε μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας στην εφαρμογή. Πάντως, αρκετές εφαρμογές πολυμέσων πραγματικού χρόνου υλοποιούν μηχανισμούς επιβεβαίωσης και επανεκπομπής για να μειώσουν το ποσοστό χαμένων πακέτων.

Δομή τεμαχίου UDP

Η μορφή ενός τεμαχίου UDP φαίνεται στο σχήμα 3-1 και ορίζεται στο RFC 768. Τα δεδομένα εφαρμογής βρίσκονται στο πεδίο δεδομένων του τεμαχίου UDP. Για παράδειγμα, στο DNS το πεδίο δεδομένων περιέχει είτε ένα μήνυμα αναζήτησης είτε ένα μήνυμα απάντησης. Αν έχουμε να κάνουμε με μια εφαρμογή ήχου, το πεδίο δεδομένων περιέχει δείγματα ήχου. Η επικεφαλίδα UDP έχει μόνο τέσσερα πεδία, το καθένα αποτελούμε από δύο bytes. Οι αριθμοί πόρτας  επιτρέπουν στον σταθμό προορισμού να μεταδώσει τα δεδομένα εφαρμογής στην σωστή διεργασία που τρέχει στο σύστημα προορισμού (δηλαδή να κάνει στην αποσυμπλοκή των δεδομένων). Το άθροισμα ελέγχου χρησιμοποιείται από τον σταθμό-παραλήπτη για να ελέγξει αν έχουν υπεισέλθει λάθη στο τεμάχιο. Το πεδίο μήκους καθορίζει το μήκος του τεμαχίου UDP, συμπεριλαμβανομένης και της επικεφαλίδας, σε bytes.

Σχήμα 3-1 Δομή τεμαχίου UDP

## Το πρωτόκολλο RTP

Ο εφαρμογή πολυμέσων που στέλνει δεδομένα προσαρτεί πεδία επικεφαλίδας  στα κομμάτια του video ή του ήχου πριν τα περάσει στο στρώμα μεταφοράς. Αυτές οι επικεφαλίδες περιλαμβάνουν αριθμούς σειράς και χρονικές πληροφορίες. Αφού οι πιο πολλές εφαρμογές πολυμέσων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις επικεφαλίδες, είναι χρήσιμο να υπάρχει μια πρότυπη δομή πακέτου που να περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες καθώς και άλλες πιθανώς χρήσιμες. Το RTP, που ορίζεται στο RFC 1889,  είναι ένα τέτοιο πρότυπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθούν γνωστά format ήχου (MP3, PCM) καθώς και video (MPEG).

Κύρια χαρακτηριστικά του RTP

To RTP βρίσκεται συνήθως πάνω από το UDP. Ο πομπός ενθυλακώνει ένα τεμάχιο πολυμέσων σε ένα πακέτο RTP. Κατόπιν ενθυλακώνει το πακέτο RTP σε ένα πακέτο UDP. Τέλος, στέλνει το πακέτο UDP στο IP. Ο αποδέκτης εξάγει το πακέτο RTP από το UDP και μετά εξάγει το τεμάχιο πολυμέσων από το πακέτο RTP. Τέλος, στέλνει το τεμάχιο πολυμέσων στην εφαρμογή πολυμέσων για να το αποκωδικοποιήσει.

Ως παράδειγμα μπορούμε να σκεφτούμε ένα σενάριο μεταφοράς ήχου μέσω του RTP. Ας υποθέσουμε ότι η πηγή είναι κωδικοποιημένη με PCM 64 Kbps. Ακόμα ας υποθέσουμε ότι η εφαρμογή συλλέγει τα κωδικοποιημένα δεδομένα σε τεμάχια των 20 msec, δηλαδή 160 bytes σε κάθε τεμάχιο. Ο αποστολέας εισάγει σε κάθε τεμάχιο των δεδομένων ήχου μια επικεφαλίδα RTP. Η επικεφαλίδα αυτή περιλαμβάνει τον τύπο της κωδικοποίησης ήχου, τον αριθμό σειράς και μία χρονική σφραγίδα. Το μέγεθος της επικεφαλίδας είναι 12 bytes. Το τεμάχιο ήχου μαζί με την επικεφαλίδα RTP, αποτελούν το πακέτο RTP. Κατόπιν, το πακέτο RTP μεταβιβάζεται στο πρωτόκολλο UDP. Στην πλευρά του δέκτη, η εφαρμογή λαμβάνει το πακέτο RTP μέσω του πρωτοκόλλου UDP. Στη συνέχεια εξάγει τον ήχο από το πακέτο RTP και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της επικεφαλίδας για να το αποκωδικοποιήσει σωστά.

Αν μια εφαρμογή υποστηρίζει το RTP – αντί μιας δικής της πλατφόρμας που θα παρείχε τις ίδιες πληροφορίες – τότε θα μπορεί πιο εύκολα να συνεργαστεί με άλλες δικτυακές εφαρμογές. Για παράδειγμα, αν δύο διαφορετικές εταιρείες αναπτύξουν ένα λογισμικό για τηλεφωνία μέσω διαδικτύου και υποστηρίζουν και οι δύο το RTP, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα δύο χρήστες που χρησιμοποιούν τα δύο διαφορετικά προϊόντα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Πρέπει να τονίσουμε ότι το RTP δεν παρέχει κανένα μηχανισμό που να εξασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των δεδομένων και έτσι δεν εγγυάται την ποιότητα της υπηρεσίας. Δεν εγγυάται καν την παράδοση των πακέτων Η ενθυλάκωση RTP γίνεται αντιληπτή μόνο από την πλευρά της εφαρμογής. Οι δρομολογητές δεν διακρίνουν τα πακέτα IP που περιέχουν πληροφορίες RTP.

Το RTP επιτρέπει σε κάθε πηγή να δημιουργήσει την δικιά της ανεξάρτητη ροή πακέτων. Για παράδειγμα, σε μια συνδιάσκεψη video μεταξύ δύο συμμετεχόντων, μπορούν να δημιουργηθούν τέσσερις ροές RTP – δύο για μετάδοση ήχου (μία σε κάθε κατεύθυνση) και δύο για μετάδοση video. Παρόλα αυτά, πολλές εφαρμογές κωδικοποίησης – όπως το MPEG-4 – τοποθετούν τον ήχο και την εικόνα σε μία μόνο ροή. Τότε χρειάζεται μόνο μία RTP ροή για να μεταδοθεί η οπτικοακουστική πληροφορία.

Η επικεφαλίδα του RTP

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3-2, τα τέσσερα κύρια πεδία της επικεφαλίδας του RTP είναι το είδος φορτίου, ο αριθμός σειράς, η χρονική σφραγίδα και τα πεδία αναγνώρισης πηγής.

Σχήμα 3-2 Πεδία επικεφαλίδας του RTP

Το πεδίο είδος φορτίου ( payload type) έχει μήκος 7 bits. Για μία ροή ήχου, το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για να δείξει το είδος της κωδικοποίησης που χρησιμοποιείται. Αν ο αποστολέας αποφασίσει να αλλάξει την κωδικοποίηση κατά τη διάρκεια μιας συνόδου, μπορεί να ενημερώσει τον παραλήπτη μέσω της αλλαγής αυτού του πεδίου. Ο πίνακας 3-2 παραθέτει μερικά είδη φορτίου ήχου που υποστηρίζονται από το RTP.

| Τύπος Φορτίου | Format ήχου | Ρυθμός δειγματοληψίας | Ρυθμός |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | PCM | 8 KHz | 64 Kbps |
| 1 | 1016 | 8 KHz | 4.8 Kbps |
| 3 | GSM | 8 KHz | 13 Kbps |
| 7 | LPC | 8 KHz | 2.4 Kbps |
| 9 | G.722 | 16 KHz | 48-64 Kbps |
| 14 | MPEG audio | 90 KHz | Μεταβλητός |
| 15 | G.728 | 8 KHz | 16 Kbps |

Πίνακας 3-2 Τύποι φορτίου ήχου υποστηριζόμενοι από το RTP

Για μία ροή video, το είδος φορτίου χρησιμοποιείται για να δείξει τον τύπο της κωδικοποίησης  (MJPEG, MPEG-2, MPEG-4). Και πάλι ο αποστολέας μπορεί να αλλάξει τον τύπο του φορτίου κατά την διάρκεια της συνόδου. Ο πίνακας 3-3 παραθέτει μερικά ήδη φορτίου video που υποστηρίζονται από το RTP.

| Τύπος φορτίου | Video Format |
| --- | --- |
| 26 | MJPEG |
| 31 | H.261 |
| 32 | MPEG-1 video |
| 33 | MPEG-2 video |

Πίνακας 3-3 Τύποι φορτίου video υποστηριζόμενοι από το RTP

Το πεδίο αριθμός σειράς (sequence number) έχει μήκος 16 bits. Η τιμή του αυξάνει κατά ένα κάθε φορά που στέλνεται ένα πακέτο RTP και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δέκτη για να εντοπίσει απώλειες πακέτων και για να αποκαταστήσει την σειρά των πακέτων.

Το πεδίο χρονικής σφραγίδας (timestamp) έχει μήκος 32 bits. Η τιμή του προκύπτει από το ρολόι δειγματοληψίας που υπάρχει στον πομπό. Για παράδειγμα, σε μία ροή ήχου η τιμή του αυξάνει κατά ένα για κάθε περίοδο δειγματοληψίας (125 sec για δειγματοληψία 8 ΚHz). Αν η εφαρμογή ήχου παράγει τεμάχια που περιέχουν 160 κωδικοποιημένα δείγματα, τότε η τιμή της χρονικής σφραγίδας αυξάνει κατά 160 για κάθε πακέτο RTP.

Το πεδίο συγχρονισμού πηγής (synchronization source identifier) έχει μήκος 32 bits. Σκοπός του είναι να υποδεικνύει την πηγή της ροής RTP. Σε κάθε σύνοδο, κάθε ροή έχει το δικό της αριθμό συγχρονισμού πηγής. Αυτός ο αριθμός δεν έχει σχέση με την IP διεύθυνση της πηγής, αλλά είναι ένας τυχαίος αριθμός που παράγεται όταν αρχίζει η ροή RTP.

## Περιγραφή των video formats που χρησιμοποιήθηκαν

Παρακάτω θα εξετάσουμε δύο πολύ διαδεδομένα πρότυπα κωδικοποίησης video , το Motion JPEG και το MPEG-4. Αυτή η ανάλυση θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ανάγκη για καλή επίδοση του δικτύου μας κατά την μεταφορά των πακέτων του video και θα μας δώσει μια σαφή εικόνα για τον τρόπο που επηρεάζεται η ποιότητα από τα λάθη που λαμβάνουν χώρα στο δίκτυο.

Το πρότυπο Motion JPEG (MJPEG)

Αν κάποιος έχει εισέλθει στο διαδίκτυο έστω και για μία φορά, τότε σίγουρα έχει δει μια εικόνα JPEG. Το JPEG είναι ένα μοντέλο συμπίεσης που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό Joint Pictures Experts Group και έχει ως στόχο την συμπίεση εικόνων.

Η κωδικοποίηση κατά JPEG βασίζεται στον Διακριτό Μετασχηματισμό Συνημιτόνου (ΔΜΣ) και παρέχει εν γένει υψηλό βαθμό συμπίεσης με κόστος την απώλεια πληροφορίας και , συνεπώς, την παραμόρφωση της εικόνας.

Η βασική διαδικασία κωδικοποίησης κατά JPEG είναι η ακόλουθη:

Ο κωδικοποιητής διαιρεί την αρχική εικόνα σε υποπεριοχές μεγέθους 8x8 pixels και εφαρμόζει τον Ευθύ Διακριτό Μετασχηματισμό Συνημιτόνου (ΕΔΜΣ) σε κάθε υποεικόνα.. Κάθε υποεικόνα 8x8 είναι στην ουσία ένα δισδιάστατο διακριτό σήμα 64 σημείων το οποίο είναι συνάρτηση των χωρικών συντεταγμένων X , Y. Ο Ευθύς Διακριτός Μετασχηματισμός Συνημιτόνου παίρνει αυτό το σήμα και το αναλύει σε μία ορθογωνική βάση 64 σημάτων. Ο ΕΔΜΣ δίνει ως έξοδο ένα σύνολο 64 τιμών που αντιστοιχούν στα σήματα της βάσης. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται άμεσα από το σήμα εισόδου. Οι συντελεστές του ΔΜΣ μπορούν να θεωρηθούν σαν το σχετικό ποσοστό της εμφάνισης των δισδιάστατων χωρικών συχνοτήτων στο σήμα εισόδου. Ο συντελεστής με μηδενική συχνότητα και στις δύο διαστάσεις καλείται συνεχής (DC) συνιστώσα. Οι υπόλοιποι συντελεστές καλούνται μεταβλητές (AC) συνιστώσες. Ο ΕΔΜΣ μπορεί  να πετύχει σημαντική συμπίεση, επειδή συγκεντρώνει την περισσότερη  ενέργεια του σήματος στις χαμηλές συχνότητες. Έτσι, σε μια υποεικόνα 8x8 pixels,  οι πιο πολλοί συντελεστές έχουν έχουν τιμές κοντά στο μηδέν και δεν χρειάζονται κωδικοποίηση. Ο αποκωδικοποιητής εφαρμόζει τον αντίστροφο ΔΜΣ, παίρνοντας τους 64 συντελεστές ΔΜΣ και ανακατασκευάζοντας μια υποεικόνα 64 σημείων εισάγοντας κατάλληλα τα σήματα βάσης.

Μετά τον υπολογισμό του ΕΔΜΣ κάθε ένας από τους 64 συντελεστές κβαντίζεται ομοιόμορφα με την βοήθεια ενός πίνακα 8x8 ο οποίος καθορίζεται είτε από τον χρήστη είτε από την εφαρμογή. Ο σκοπός αυτού του κβαντιστή είναι να πετύχει μεγαλύτερη συμπίεση, αναπαριστώντας τον κάθε συντελεστή με τα ελάχιστα δυνατά ψηφία. Με άλλα λόγια, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο κβαντιστής προσπαθεί να απαλείψει όποια πληροφορία δεν γίνεται αντιληπτή από την ανθρώπινη όραση. Αυτό το στάδιο αποτελεί την πηγή εισαγωγής σφάλματος.

Το τελευταίο στάδιο της συμπίεσης JPEG είναι ο κωδικοποιητής ενέργειας. Σε αυτό το βήμα γίνεται ακόμη περισσότερη συμπίεση των κβαντισμένων συντελεστών. Η συμπίεση αυτή βασίζεται στα στατιστικά χαρακτηριστικά τους. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση Huffman. Η κωδικοποίηση αυτή βασίζεται σε πίνακες κωδικοποίησης, οι οποίοι προκύπτουν μετά από συλλογή των στατιστικών στοιχείων της εικόνας.

Αφού μελετήσαμε τον τρόπο λειτουργίας του προτύπου JPEG, μπορούμε πολύ απλά να κατανοήσουμε την λογική του Motion JPEG. H βασική διαφορά έγκειται στο ότι αντί να κωδικοποιούμε στατικές εικόνες, κωδικοποιούμε ακολουθίες εικόνων οι οποίες αποτελούν στην ουσία το video μας.

Το πρότυπο MPEG-4

Οι ακολουθίες κινούμενων εικόνων αποτελούνται τυπικά από διαδοχικές εικόνες ιδίων διαστάσεων ( 25 ή 30 ανά δευτερόλεπτο), κάθε μία από τις οποίες αποτελεί στιγμιότυπο της ακολουθίας σε μορφή ακίνητης εικόνας. Οι διαδοχικές αυτές εικόνες (πλαίσια , frames), παρουσιάζουν ισχυρή χωρική και χρονική συσχέτιση μεταξύ τους., γεγονός που εκμεταλλεύεται το πρότυπο MPEG-4 και αίρει τον πλεονασμό πληροφορίας που υπάρχει.

Στο πρότυπο MPEG-4, τα πλαίσια ομαδοποιούνται σε ομάδες πλαισίων κάθε μία από τις οποίες μπορεί να αποκωδικοποιηθεί ανεξάρτητα από τις προηγούμενες ή τις επόμενες. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει ένα σταθερό αριθμό πλαισίων τα οποία επιπρόσθετα κωδικοποιούνται με συγκεκριμένη σειρά και τεχνική.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πλαισίων σε μια ομάδα, με κάθε κατηγορία να αντιστοιχεί σε διαφορετική μέθοδο κωδικοποίησης:

- Πλαίσια τύπου I (Intra frames): Στα πλαίσια αυτά η συνολική πληροφορία της εικόνας κωδικοποιείται με ένα σχήμα που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την κωδικοποίηση JPEG. Η κωδικοποίηση των πλαισίων αυτών πραγματοποιείται με αυξημένη αξιοπιστία με στόχο η πληροφορία τους να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς τόσο για την αποκωδικοποίηση των υπολοίπων πλαισίων όσο και για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων λειτουργιών επί του παραγόμενου bit stream.

- Πλαίσια τύπου P (Predicted frames): Τα πλαίσια αυτά προέρχονται από μια διαδικασία γνωστή ως εκτίμηση και αντιστάθμιση κίνησης (motion estimation and compensation). Μέσα από αυτήν την διαδικασία κωδικοποιείται και μεταδίδεται μόνο η πληροφορία που αφορά στην κίνηση αντικειμένων (blocks) καθώς και το σήμα σφάλματος που προέρχεται από την εν λόγω διαδικασία. Η πληροφορία κίνησης αναπαριστάται μέσω των διανυσμάτων κίνησης  (motion vectors), η εξαγωγή των οποίων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές έρευνας στην κωδικοποίηση MPEG-4.

- Πλαίσια τύπου Β (Bidirectionally Interpolated Frames): Τα πλαίσια αυτά συντίθενται μέσω μιας διαδικασίας χωρο-χρονικά ισοσταθμισμένης γραμμικής παρεμβολής. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείται πληροφορία από ήδη αποκωδικοποιημένα πλαίσια τύπου I και P.

Για την κωδικοποίηση πληροφορίας χρησιμοποιείται ο Διακριτός Μετασχηματισμός Συνημιτόνου σε συνδυασμό με μεταβλητούς κβαντιστές. Η ποιότητα των κβαντιστών μεταβάλλεται ανάλογα με το ποσοστό πληρότητας των buffers, που εξασφαλίζουν τον σταθερό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων.

Τέλος, το πρότυπο MPEG-4 περιλαμβάνει τυποποιημένες διαδικασίες φιλτραρίσματος (pre processing , post processing), διαδικασίες μετατροπής format (format conversions) καθώς και μηχανισμούς επεξεργασίας πεπλεγμένων ακολουθιών video (interlaced), περίπτωση πολύ διαδεδομένη στην κωδικοποίηση σημάτων όπου η πηγή είναι ένα συμβατικό τηλεοπτικό σήμα.

## Στατιστική ανάλυση των video

Οι εφαρμογές Video streaming βασίζονται στην μετάδοση MPEG-4 video streams μέσω του πρωτοκόλλου UDP. Έχει γενικά παρατηρηθεί ότι το video μεταβλητού bit rate παρουσιάζει ένα ιστόγραμμα ρυθμών που έχει καμπύλη αυτοσυσχέτισης με μορφή καμπάνας η οποία φθίνει εκθετικά. Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει πρόσφατα και για MPEG-4 video streams.

Στα επόμενα παρουσιάζουμε  μια μεθοδολογία για τη στατιστική επεξεργασία δειγμάτων βίντεο μεταβλητού ρυθμού. Η διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω βασίζεται στην στατιστική ανάλυση της κίνησης με βάση τα μοντέλα ροής ρευστού και την ομογενή υπέρθεση ενός κατάλληλου αριθμού  «φανταστικών» εκθετικών πηγών ON/OFF.

Αυτό το μοντέλο διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά του μεταβλητού ρυθμού και παράλληλα είναι βολικό καθώς απαιτεί μόνο τέσσερις παραμέτρους  :

- N , αριθμός φανταστικών on/off πηγών

- R , μέγιστος ρυθμός κάθε πηγής

- τ,   μέση διάρκεια on

- σ,  μέση διάρκεια off

Για να αντιστοιχίσουμε το μοντέλο αυτό σε μια πραγματική ροή video πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε κάποια κατάλληλα στατιστικά χαρακτηριστικά της ροής και μετά να αντιστοιχίσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά  με τις παραμέτρους του μοντέλου μας. Η στατιστική ανάλυση απαιτεί τα παρακάτω βήματα :

- Υπολογίζουμε τον χρόνο Τ μεταξύ διαδοχικών πλαισίων  στην ακολουθία βίντεο. Όταν αυτή η παράμετρος εκφράζεται σε sec, τότε η τιμή 1/Τ ισούται με τον αριθμό των πλαισίων ανά δευτερόλεπτο (frames per second, fps).

- Εκτελούμε μια σειρά παρατηρήσεων για τα διαδοχικά μεγέθη των πλαισίων της ακολουθίας. Κατόπιν διαιρούμε κάθε όρο της ακολουθίας με Τ ώστε να μετατρέψουμε τις τιμές σε ρυθμό (bits / sec).

- (Προαιρετικό)Εξομαλύνουμε την ακολουθία του προηγούμενου βήματος, αντικαθιστώντας n διαδοχικούς όρους με τον μέσο όρο τους. Σε αυτήν την περίπτωση η καθυστέρηση (όσον αφορά την αυτοσυσχέτιση) της ακολουθίας  μας ισούται με nT ενώ η καθυστέρηση της αρχικής ακολουθίας ισούται με Τ.

- Υπολογίζουμε τον μέσο όρο m, την μέγιστη τιμή M, την διακύμανση v, και την αυτοσυσχέτιση  της ακολουθίας των πλαισίων μας.

- Προσεγγίζουμε την καμπύλη αυτοσυσχέτισης με μία απλή εκθετική, χρησιμοποιώντας προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων για την συνάρτηση

Επομένως, η αντιστοίχιση στις παραμέτρους του μοντέλου μας συνεχίζει με την εξίσωση των στατιστικών δεδομένων με τις ποσότητες του μοντέλου μας. Η μέση τιμή, η μέγιστη τιμή, η διακύμανση και η αυτοσυσχέτιση του μοντέλου μας είναι

mean = NpR , Max = NR , var = Np(1-p)   και 	(4)

όπου

p = τ / (τ+σ)	(5)

Έτσι προκύπτουν τα εξής :

p = m / M	(6)

και

(7)

Η προκύπτουσα τιμή του Ν περικόπτεται σε μια ακέραιη τιμή. Χρησιμοποιώντας την τιμή αυτή του Ν, ο μέγιστος ρυθμός κάθε on/off πηγής προκύπτει

R = M / N	(8)

Οι τελικοί υπολογισμοί στοχεύουν στον προσδιορισμό, για κάθε σταθμό,  της μέσης διάρκειας παραμονής σε μια κατάσταση (on/off). Γι’ αυτό, η θεωρητική (συνεχούς χρόνου) αυτοσυσχέτιση  αντιστοιχίζεται με την προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων της δειγματολειφθήσας ακολουθία  και τελικά πρέπει να ισχύει  για κάθε k. Έτσι τελικά έχουμε :

(9)                   	(9b)

και έτσι η τιμή του τ μπορεί να υπολογιστεί άμεσα από τη σχέση (5).

Αν έχουμε εφαρμόσει την εξομάλυνση του βήματος 3 κατά την στατιστική επεξεργασία, ο αριθμητής της σχέσης (9) αντικαθίσταται με nT (σχέση 9b). Άρα η τιμή του τ προκύπτει τελικά (λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση (5) ) :

(10)

Φυσικά, όταν αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται σε διαφορετικά video, προκύπτουν μοντέλα με παραμέτρους σημαντικά διαφοροποιημένες.

Τις σχέσεις (6),(7),(8),(9) και (10) θα τις χρησιμοποιήσουμε για να εξάγουμε τις αντίστοιχες στατιστικές παραμέτρους.

Από τα παραπάνω δεδομένα, τέλος, ορίζουμε την σταθερά απόσβεσης αυτοσυσχέτισης s, ως εξής :

# Περιγραφή της πειραματικής πλατφόρμας ,  του λογισμικού και των video που χρησιμοποιήθηκαν

## Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε αρχικά την πειραματική πλατφόρμα στην οποία διεξήχθησαν οι μετρήσεις μας. Αυτό είναι απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων που πήραμε και την σωστή αξιολόγησή τους.

Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στα διάφορα είδη του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι χρησιμοποιήθηκε τόσο υπάρχον λογισμικό όσο και λογισμικό που υλοποιήθηκε ειδικά για τις ανάγκες αυτής της διπλωματικής εργασίας. Το υπάρχον λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε  είναι ελεύθερο λογισμικό (open source software) και δεν υπόκειται σε περιοριστικούς όρους χρήσης. Ο κώδικας υπάρχει στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμος για κάθε ενδιαφερόμενο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναφερθούν παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

Το λογισμικό που αναπτύχθηκε από εμάς, βασίστηκε κυρίως στην γλώσσα προγραμματισμού Perl. Για την εξαγωγή των γραφημάτων και την υλοποίηση όλων των μαθηματικών διεργασιών που υπάρχουν στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού MATLAB.

Τέλος, σε αυτό το κεφάλαιο θα παραθέσουμε και λεπτομέρειες για τα video που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις μας. Η ανάλυσή μας θα βασιστεί στην αντίστοιχη θεωρία που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

## Περιγραφή πειραματικής πλατφόρμας

Όλες οι μετρήσεις έγιναν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο όπου είχε τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

#### Σχήμα 4-1. Πειραματική πλατφόρμα

Παρακάτω παρατίθεται η αναλυτική περιγραφή κάθε μηχανήματος:

Server: AMD AthlonXP 1700+, 256MB RAM, Κάρτα Video 64MB, Σκληρός Δίσκος 40 GB, Microsoft Windows XP Professional

Access Point: Linksys WRT54G Wireless Access Point, 802.11b

Client 1: AMD AthlonXP 1600+, 256MB RAM, Κάρτα Video 32MB, Σκληρός Δίσκος 30GB, Ασύρματη κάρτα δικτύου Netgear WG311 802.11b, Microsoft Windows XP Professional

Client 2: Intel Pentium III 450 MHz, 384MB RAM, Κάρτα Video 16ΜΒ, Σκληρός Δίσκος 6 GΒ, Ασύρματη κάρτα δικτύου Cisco Aironet 340 PCI 802.11b, Microsoft Windows XP Professional

Κάθε υπολογιστής ήταν εξοπλισμένος με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP Professional. Σε κάθε client ήταν εγκατεστημένη μια ασύρματη κάρτα δικτύου συμβατή με το πρωτόκολλο 802.11b. Το access point ήταν κατασκευασμένο από την εταιρεία LinkSys και ήταν και αυτό συμβατό με το πρωτόκολλο 802.11b. Η σύνδεσή του με τον server έγινε μέσω μιας κάρτας δικτύου Ethernet.

## Περιγραφή διαδικασίας μετρήσεων

Η φιλοσοφία των μετρήσεων ήταν απλή. Σε κάθε μέτρηση εισάγαμε ένα video στον server και κατόπιν το εκπέμπαμε στο δίκτυο. Ανάλογα με την μέτρηση, άλλες φορές εκπέμπαμε ένα video και άλλες δύο (ένα σε κάθε client). Για να προσθέσουμε και μία κίνηση TCP στο δίκτυό μας, o server έτρεχε και την υπηρεσία FTP. Έτσι ένας εκ των δύο clients χρησιμοποιούσε την συγκεκριμένη υπηρεσία, κάνοντας download κάθε φορά συγκεκριμένα αρχεία από τον FTP server και έτσι φόρτιζε το δίκτυο με κίνηση TCP. Η παρουσία FTP κίνησης στο δίκτυο κρίθηκε απαραίτητη, ώστε τα εξαγόμενα αποτελέσματα να προσομοιώνουν κατά το δυνατόν την συμπεριφορά δικτύου κάτω από πραγματικές συνθήκες φόρτισης. Για την εκπομπή και την λήψη του video χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα VideoLAN, το οποίο θα παρουσιαστεί παρακάτω.

Επίσης, σε κάθε υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα WinDump (http://windump.polito.it/)  για την παρακολούθηση των πακέτων που εκπέμπονταν και λαμβάνονταν από κάθε υπολογιστή. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων του προγράμματος Windump μας έδινε  τα αποτελέσματα για την καθυστέρηση μετάδοσης, τα χαμένα πακέτα και τη διέλευση του δικτύου όσον αφορά το video. Για την επεξεργασία αυτή, χρησιμοποιήθηκε λογισμικό που αναπτύχθηκε από εμάς με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Perl.

Παρακάτω ακολουθεί πιο αναλυτική περιγραφή του κάθε σταδίου των μετρήσεών μας και επεξήγηση της λειτουργίας των διαφόρων προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

## Εκπομπή του video στο δίκτυο – Το Πρόγραμμα VideoLAN

Για να εκπέμψουμε το video στο δίκτυό μας, χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα VideoLAN. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα το οποίο μπορεί να αποκτήσει κανείς από την ιστοσελίδα www.videolan.org . Ο βασικός του σκοπός ήταν να εκπέμψει το video από τον server στους clients. Το πρόγραμμα έτρεχε προφανώς και στα τρία μηχανήματα. Στον server επιτελούσε λειτουργία video server και έστελνε το video στο δίκτυό μας. Στον κάθε client επιτελούσε λειτουργία αποκωδικοποιητή video, και μας έδινε τη δυνατότητα να βλέπουμε το video που έστελνε ο server.

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα του προγράμματος VideoLAN. Μπορεί παράλληλα να χρησιμοποιηθεί και ως απλός αποκωδικοποιητής video, και ως server για εκπομπή video.

Για να εκπέμψουμε το video στο δίκτυο, επιλέγαμε από τον server την διεύθυνση IP και την θύρα στην οποία θέλαμε να στείλουμε το video μας. Αντίστοιχα στον client επιλέγαμε να δεχθούμε την video εκπομπή από την αντίστοιχη θύρα (1234).

Σχήμα 4-2. Το πρόγραμμα VideoLAN

Το VideoLAN έχει επιλογές για μετατροπή του περιεχομένου του video σε χαμηλότερη ποιότητα ή και σε διαφορετικό είδος. Κάτι τέτοιο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε περιπτώσεις που το δίκτυό μας δεν μπορεί να μεταδώσει το video που επιθυμούμε, και πρέπει να ελαττώσουμε την ποιότητα για να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτές οι επιλογές δεν χρησιμοποιήθηκαν από εμάς, αφού οι μετρήσεις μας έγιναν με συγκεκριμένα είδη video και συγκεκριμένες τιμές του bit rate του.

## Καταγραφή των πακέτων – Το πρόγραμμα WinDump

Σε κάθε υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα WinDump. Το πρόγραμμα αυτό παρακολουθεί τις διεπαφές δικτύου και καταγράφει τα πακέτα που διέρχονται από αυτές. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε, είναι ένα αρχείο κειμένου που έχει την εξής μορφή :

1085564545.862053 IP (tos 0x0, ttl 128, id 57743, len 1344) evridiki.3170 > frankenstein.1234: udp 1316

1085564545.877528 IP (tos 0x0, ttl 128, id 57744, len 1344) evridiki.3170 > frankenstein.1234: udp 1316

1085564545.877739 IP (tos 0x0, ttl 128, id 57745, len 1344) evridiki.3170 > frankenstein.1234: udp 1316

1085564545.877948 IP (tos 0x0, ttl 128, id 57746, len 1344) evridiki.3170 > frankenstein.1234: udp 1316

1085564545.878147 IP (tos 0x0, ttl 128, id 57747, len 1344) evridiki.3170 > frankenstein.1234: udp 1316

1085564545.878345 IP (tos 0x0, ttl 128, id 57748, len 1344) evridiki.3170 > frankenstein.1234: udp 1316

1085564545.878544 IP (tos 0x0, ttl 128, id 57749, len 1344) evridiki.3170 > frankenstein.1234: udp 1316

1085564545.878740 IP (tos 0x0, ttl 128, id 57750, len 1344) evridiki.3170 > frankenstein.1234: udp 1316

Το παραπάνω αποτελεί μέρος από ένα αρχείο που δίνει ως έξοδο το WinDump. Κάθε γραμμή αναφέρεται σε ένα πακέτο. Το πρώτο πεδίο είναι ο χρόνος που εκπέμψαμε ή λάβαμε το πακέτο. Στο δεύτερο πεδίο αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά του πακέτου, όπως time-to-live, αριθμός ID, μήκος πακέτου μαζί με επικεφαλίδες. Το επόμενο πεδίο είναι η θύρα του server από την οποία ξεκινά το κάθε πακέτο ενώ το αμέσως επόμενο πεδίο είναι η θύρα του client στην οποία φθάνει το κάθε πακέτο. Τέλος, το τελευταίο πεδίο είναι το μέγεθος των δεδομένων που περιλαμβάνει το κάθε πακέτο UDP.

Αυτό το αρχείο χρησιμοποιήθηκε για να εξάγουμε όλα τα απαραίτητα αποτελέσματα για την εκπομπή του video: καθυστέρηση, χαμένα πακέτα και διέλευση. Αυτό έγινε με τα προγράμματα που αναπτύξαμε σε γλώσσα Perl. Ο κώδικας των προγραμμάτων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους, αναλύεται παρακάτω.

## Υπολογισμός διέλευσης video

Για να υπολογίσουμε την διέλευση του video στον κάθε client, κατασκευάσαμε το πρόγραμμα thput.pl σε γλώσσα Perl. Επιλέξαμε αυτήν την γλώσσα προγραμματισμού διότι παρέχει πολλές ευκολίες σε σχέση με την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων (parsing). Αξίζει επίσης να τονίσουμε ότι η γλώσσα Perl είναι multiplatform. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμά μας μπορεί να λειτουργήσει χωρίς καμία αλλαγή και σε άλλα λειτουργικά συστήματα εκτός από τα Microsoft Windows XP, όπως για παράδειγμα στο Linux.

Η βασική ιδέα του προγράμματος είναι απλή. Ο χρήστης επιλέγει το μέγεθος του χρονικού παραθύρου δειγματοληψίας που επιθυμεί. Τα πακέτα που βρίσκονται εντός αυτού του παραθύρου, αναλύονται από το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται το συνολικό τους μέγεθος και αυτό κατόπιν διαιρείται με το μέγεθος του παραθύρου. Έχουμε δηλαδή :

Έτσι υπολογίζουμε μία τιμή για την διέλευση, η οποία αντιστοιχίζεται στην αντίστοιχη χρονική τιμή (η οποία είναι πολλαπλάσιο του χρονικού παραθύρου). Κατόπιν συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα πακέτα και υπολογίζεται μια νέα τιμή κ.ο.κ. Αυτό που προκύπτει τελικά είναι ένα αρχείο που περιέχει σε κάθε γραμμή την χρονική στιγμή και την αντίστοιχη τιμή της διέλευσης. Για να βρούμε το μέγεθος των δεδομένων που έχει κάθε πακέτο, αρκεί να απομονώσουμε το τελευταίο πεδίο κάθε γραμμής, ενώ για την χρονική στιγμή εκπομπής τους αρκεί να απομονώσουμε το πρώτο πεδίο. Εδώ αποδεικνύεται πολύ χρήσιμή η γλώσσα Perl, αφού μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο να απομονώσει συγκεκριμένα μέρη ενός αρχείου κειμένου, και έτσι διευκολύνεται πολύ η όλη διαδικασία. Στο Παράρτημα της εργασίας μας περιέχεται ο κώδικας του προγράμματός μας όπου φαίνεται αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι με τη βοήθεια της γλώσσας Perl και του προγραμματιστικού πακέτου Tk, κατασκευάσαμε ένα γραφικό περιβάλλον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό φαίνεται παρακάτω στο σχήμα 4.3: Όπως φαίνεται και από το σχήμα αυτό, το γραφικό περιβάλλον μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε το αρχείο που έχει προκύψει από το Windump, και να ορίσουμε το όνομα του αρχείου εξόδου. Επίσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το μέγεθος του χρονικού παραθύρου δειγματοληψίας είτε μέσω φόρμας, είτε μέσω της κυλιόμενης μπάρας που υπάρχει. Πατώντας το κουμπί ‘Calculate!’ το πρόγραμμα αρχίζει τον υπολογισμό και όταν ολοκληρωθεί, απεικονίζει την μέση τιμή της διέλευσης που υπολογίστηκε.

#### Σχήμα 4-3. Πρόγραμμα υπολογισμού διέλευσης

## Υπολογισμός της καθυστέρησης και των χαμένων πακέτων

Για τον υπολογισμό της καθυστέρησης και των χαμένων πακέτων χρησιμοποιήθηκε και πάλι η γλώσσα προγραμματισμού Perl. Για να υπολογίσουμε την καθυστέρηση του κάθε πακέτου, υπολογίσαμε την διαφορά των χρόνων αποστολής του πακέτου από τον server και λήψης του πακέτου από τον client, αναλύοντας τα αρχεία που προέκυψαν από το πρόγραμμα Windump. Αυτό γινόταν για κάθε πακέτο και τα αποτελέσματα γράφονταν σε ένα αρχείο. Κάθε γραμμή του αρχείου περιείχε την χρονική στιγμή και δίπλα την αντίστοιχη τιμή της καθυστέρησης. Επειδή οι απόλυτοι χρόνοι σε κάθε υπολογιστή ήταν διαφορετικοί, δεν θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε απευθείας την καθυστέρηση από αυτούς. Έτσι υπολογίσαμε σε κάθε υπολογιστή, για κάθε πακέτο, την διαφορά του χρόνου του από τον χρόνο του 1ου πακέτου. Έτσι πήραμε μια σχετική τιμή του χρόνου, η οποία μπορούσε να συγκριθεί με τις αντίστοιχες τιμές για τους άλλους υπολογιστές. Αφαιρώντας πλέον αυτές τις χρονικές τιμές, μπορέσαμε να υπολογίσουμε την καθυστέρηση για κάθε πακέτο.

Για να υπολογίσουμε τα πακέτα που χάθηκαν κατά την εκπομπή του video, αναλύουμε τα δύο αρχεία που προκύπτουν από το πρόγραμμα Windump. Το ένα στον server και το άλλο στον client. Το πεδίο που μας ενδιαφέρει εδώ, πλην αυτού της χρονικής στιγμής εκπομπής κάθε πακέτου, είναι ο αριθμός ID. Ο server εκπέμπει τα UDP πακέτα με τη σειρά και καθένα έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό ID. Αυτοί οι αριθμοί ID πρέπει να εμφανίζονται με την ίδια, αύξουσα σειρά, και στον client. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε για κάθε αριθμό ID που λείπει έχουμε ένα χαμένο πακέτο.

Αυτή είναι και η λογική του προγράμματός μας. Διαβάζουμε αρχικά την πρώτη  γραμμή του αρχείου windump του server. Κρατάμε τον αριθμό ID και κατόπιν διαβάζουμε την πρώτη γραμμή του αρχείου windump του client. Αν οι αριθμοί ID είναι ίδιοι, τότε προχωράμε στην επόμενη γραμμή του server και αντίστοιχα του client. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου βρούμε έναν αριθμό ID στον server που είναι διαφορετικός (μικρότερος) από τον αντίστοιχο του client. Τότε έχουμε ένα χαμένο πακέτο και το καταγράφουμε. Προχωρούμε κατόπιν στην επόμενη γραμμή του server. Αν και πάλι δεν έχουμε ίσους αριθμούς ID και ο client έχει ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ID στο πακέτο του, τότε καταγράφουμε και άλλο χαμένο πακέτο κ.ο.κ. μέχρι να εξισωθούν οι αριθμοί πακέτων. Η διαδικασία που περιγράψαμε συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του αρχείου του server. Μετά το πέρας της διαδικασίας έχουμε ένα αρχείο που σε κάθε γραμμή του έχει την χρονική στιγμή και το αντίστοιχο ποσοστό χαμένων πακέτων. Ο κώδικας του προγράμματος αυτού υπάρχει το Παράρτημα της εργασία μας.

## Επεξεργασία των video που χρησιμοποιήθηκαν

Στο Κεφάλαιο 3 παραθέσαμε την θεωρίας υπολογισμού συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων από ένα video. Για τις ανάγκες της εργασίας μας, υπολογίσαμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία για τα video που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις μας.

Για να υπολογίσουμε τα στατιστικά αυτά στοιχεία, αναλύσαμε τα αρχεία που προέκυψαν κατά την κωδικοποίηση των video. Συγκεκριμένα, τα διάφορα είδη video που χρησιμοποιήσαμε, κατασκευάστηκαν με το πρόγραμμα VirtualDubMod. Το πρόγραμμα αυτό παίρνει ως είσοδο ένα αρχείο video οποιασδήποτε κωδικοποίησης και δίνει τη δυνατότητα να το κωδικοποιήσουμε με άλλο video format της αρεσκείας μας. Τα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται σε video μορφής MPEG-4. Κατά την κωδικοποίηση αυτή, το πρόγραμμα παράγει ένα αρχείο που περιέχει το μέγεθος κάθε πλαισίου, το είδος του (I,P,B) καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του κωδικοποιητή (πολυπλοκότητα κίνησης, διάνυσμα κίνησης κ.α.) Το αρχείο αυτό το επεξεργαστήκαμε με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Perl και του προγράμματος VidXstat που υλοποιήσαμε. Συγκεκριμένα, απομονώσαμε το μέγεθος κάθε πλαισίου και υπολογίσαμε το bit rate του (διαιρώντας με την διάρκεια κάθε πλαισίου). To αρχείο που προκύπτει περιέχει τελικά όλα τα πλαίσια του video με τα αντίστοιχα bit rates τους. Αυτό ακριβώς το αρχείο είναι απαραίτητο για την εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τη θεωρία του Κεφαλαίου 3.

Η επεξεργασία του αρχείου αυτού έγινε με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού MATLAB. Συγκεκριμένα , με την MATLAB υπολογίσαμε την αυτοσυσχέτιση της κατανομής των πλαισίων και υλοποιήσαμε παράλληλα την προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων που είναι απαραίτητη σύμφωνα με το μοντέλο του Κεφαλαίου 3. Ο κώδικας των προγραμμάτων Perl και MATLAB υπάρχει στο Παράρτημα της εργασίας μας.

Τα βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία είναι δύο. Το πρώτο περιλαμβάνει μια ροή με μικρή εναλλαγή σκηνών, ενώ το δεύτερο χαρακτηρίζεται από γρήγορες εναλλαγές, όπως συμβαίνει στην περίπτωση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των video σύμφωνα με το μοντέλο του Κεφαλαίου 3.

## Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης video streams

### Πρώτη Ροή Βίντεο

Τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου της πρώτης ροής βίντεο φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

| Είδος | Ταινία |
| --- | --- |
| Κωδικοποίηση | MPEG-4 |
| Διάρκεια | 180 sec |

Έχουμε κωδικοποιήσει το video σε 6 διαφορετικούς ρυθμούς:  512Kbps, 1Mbps,  2Mbps, 4Mbps, 5Mbps και 5.5Mbps. Για κάθε μία περίπτωση εξάγουμε τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3, ώστε να δούμε την επίδραση του ρυθμού μετάδοσης στον αριθμό των ΟN/OFF που χρειάζονται για την μοντελοποίηση του βίντεο. Σημειώνουμε ότι η κωδικοποίηση γίνεται με ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 25 fps.

Βίντεο ρυθμού 512 Kbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 4839200 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 511876.177777778 bps |
| Variance (v) | 151765380886.033 bps |
| P | 0.105777024668908 |
| # of stations (N) | 14 |
| Max on/off rate (R) | 345657.142857143 bps |

Παρακάτω φαίνεται η γραφική παράσταση της αυτοσυσχέτισης του video συναρτήσει του αριθμού των δειγμάτων και του ρυθμού αποστολής bit  συναρτήσει του χρόνου.

Σχήμα 4-4: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για την πρώτη ροή βίντεο ρυθμού 512 Kbps

Για να εξάγουμε τα γραφήματα χρησιμοποιήσαμε το MATLAB. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι έχουμε εφαρμόσει εξομάλυνση στην σειρά δειγμάτων που πήραμε από το video, ανά 12 πλαίσια.

Εφαρμόζοντας προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων στο γράφημα της αυτοσυσχέτισης, παίρνουμε την τιμή του β = 0.0082. Οπότε οι στατιστικές παράμετροι του εν λόγω video υπολογίζονται από τους τύπους που αναφέραμε παραπάνω, και είναι οι εξής

| β | 0.0082 |
| --- | --- |
| s | 58.6381 sec |
| Mean on duration (τ) | 65.5688 sec |
| Mean off duration (σ) | 554.7601 sec |

Η παραπάνω διαδικασία θα εφαρμόζεται σε κάθε video που επεξεργαζόμαστε. Δηλαδή θα αναλύσουμε με το VidXstat το .log αρχείο που παράγει η DivX  MPEG-4 κωδικοποίηση. Κατόπιν θα επεξεργαζόμαστε με το MATLAB τα αρχείο .out όπου έχουμε καταγράψει τον ρυθμό του βίντεο σε συνάρτηση με το χρόνο. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στον υπολογισμό της αυτοσυσχέτισης του βίντεο , θα εφαρμόζουμε εξομάλυνση ανά 12 frames όταν υπολογίζουμε το bit rate σε συνάρτηση με το χρόνο (frames). Αυτό επιτυγχάνεται με την ρύθμιση της κατάλληλης παραμέτρου μέσα από το VidXstat.

Τέλος, με  το VidXstat εντοπίζουμε τα I-frames του video μας και τα απεικονίζουμε σε συνάρτηση με τον χρόνο, δηλαδή βλέπουμε κάθε πότε εκπέμπεται το κάθε Ι-frame. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε κατά πόσο τα χαμένα πακέτα που εμφανίζονται κατά την μετάδοση του video stream, επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας (και κατ’ επέκταση της υπηρεσίας multimedia που παρέχουμε). Το γράφημα έγινε με την βοήθεια του MATLAB :

Σχήμα 4-5:  Κατανομή των Ι πλαισίων συναρτήσει του χρόνου για την πρώτη ροή βίντεο και για ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 25 fps

Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των υπολοίπων video.

Βίντεο ρυθμού 1 Mbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 9791400 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 999061.955555556 bps |
| Variance (v) | 563645674222.453 bps |
| P | 0.102034638106456 |
| # of stations (N) | 15 |
| Max on/off rate (R) | 652760 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-6: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για την πρώτη ροή βίντεο ρυθμού 1 Mbps

| β | 0.0082 |
| --- | --- |
| s | 58.6381 sec |
| Mean on duration (τ) | 65.5688 sec |
| Mean off duration (σ) | 554.7601 sec |

Βίντεο ρυθμού 2 Mbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 13970000 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 1997497.91111111 bps |
| Variance (v) | 2035881869895.58 bps |
| p | 0.142984818261354 |
| # of stations (N) | 11 |
| Max on/off rate (R) | 1270000 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-7: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για την πρώτη ροή βίντεο ρυθμού 2 Mbps

| Β | 0.0080 |
| --- | --- |
| S | 60.0015 sec |
| Mean on duration (τ) | 67.4402 sec |
| Mean off duration (σ) | 543.9850 sec |

Βίντεο ρυθμού 4 Mbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 24083400 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 3997393.64444444 bps |
| Variance (v) | 10247228161319.8 bps |
| p | 0.165981283558154 |
| # of stations (N) | 7 |
| Max on/off rate (R) | 3440485.71428571 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-8: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για την πρώτη ροή βίντεο ρυθμού 4 Mbps

| β | 0.0077 |
| --- | --- |
| s | 62.3726 sec |
| Mean on duration (τ) | 74.7872 sec |
| Mean off duration (σ) | 375.7383 sec |

Βίντεο ρυθμού 5 Mbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 19919800 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 5000344.88888889 bps |
| Variance (v) | 11924945972227.8 bps |
| P | 0.251023850083278 |
| # of stations (N) | 6 |
| Max on/off rate (R) | 3319966.66666667 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-9: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για την πρώτη ροή βίντεο ρυθμού 5 Mbps

| Β | 0.0077 |
| --- | --- |
| s | 62.4519 sec |
| Mean on duration (τ) | 83.3803 sec |
| Mean off duration (σ) | 248.8122 sec |

Βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 24083400 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 5505938.4 bps |
| Variance (v) | 13041472058760.5 bps |
| p | 0.228619646727622 |
| # of stations (N) | 7 |
| Max on/off rate (R) | 3440485.71428571 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-10: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για την πρώτη ροή βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps

| β | 0.0076 |
| --- | --- |
| s | 63.0879 sec |
| Mean on duration (τ) | 81.7837 sec |
| Mean off duration (σ) | 275.9752 sec |

Πέρα από αυτούς τους υπολογισμούς, μελετάμε την επίδραση της μεταβολής του ρυθμού μετάδοσης πλαισίων στον αριθμό των ΟN/OFF που χρειάζονται για την μοντελοποίηση του βίντεο. Για τον σκοπό αυτό, εστιάζουμε στην περίπτωση του ρυθμού μετάδοσης των 5.5 Mbps και παίρνουμε τα ακόλουθα:

Βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps με ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 20 fps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 17553120 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 5013835.33333333 bps |
| Variance (v) | 6711072309326.5 bps |
| p | 0.285637842920993 |
| # of stations (N) | 9 |
| Max on/off rate (R) | 1950346.66666667 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-11: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για την πρώτη ροή βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps και 20 fps

| β | 0.0078 |
| --- | --- |
| s | 61.3460 sec |
| Mean on duration (τ) | 85.8706 sec |
| Mean off duration (σ) | 214.7969 sec |

Σχήμα 4-12:  Κατανομή των Ι πλαισίων συναρτήσει του χρόνου για την πρώτη ροή βίντεο και για ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 20 fps

Η κατανομή των I-frames έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα δείγματα. Αυτό είναι λογικό, αφού έχει αλλάξει η δομή του video μας. Συνεπώς ο κωδικοποιητής πρέπει να πάρει διαφορετική απόφαση για το πού θα εισάγει τα εκάστοτε I-frames.

Βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps με ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 15 fps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 14160960 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 4495382.24361348 bps |
| Variance (v) | 4731338719372.3 bps |
| p | 0.317448975465892 |
| # of stations (N) | 9 |
| Max on/off rate (R) | 1573440 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-13: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για την πρώτη ροή βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps και 15 fps

| β | 0.0083 |
| --- | --- |
| s | 57.6464 sec |
| Mean on duration (τ) | 84.4018 sec |
| Mean off duration (σ) | 181.8499 sec |

Σχήμα 4-14:  Κατανομή των Ι πλαισίων συναρτήσει του χρόνου για την πρώτη ροή βίντεο και για ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 15 fps

Παρατηρήσεις

Η μορφή των γραφημάτων που αφορούν τα I-frames είναι παρόμοια για τα διαφορετικά είδη video.  Αυτό συμβαίνει γιατί ο κατεξοχήν λόγος εισαγωγής ενός I-frame κατά την κωδικοποίηση του video είναι η αλλαγή σκηνής. Με τον όρο αλλαγή σκηνής εννοούμε την αλλαγή πλάνου της κάμερας. Καθότι το απόσπασμα του video σε κάθε περίπτωση είναι το ίδιο, είναι λογικό να μοιάζουν τα γραφήματα των I-frames. Αντίθετα, όταν αλλάζουμε το ρυθμό πλαισίων ανά δευτερόλεπτο, η μορφή του διαγράμματος των I πλαισίων αλλάζει. Αυτό είναι λογικό, γιατί μεταβάλλεται ο αριθμός των πλαισίων του βίντεο ανά δευτερόλεπτο και έτσι αλλάζει και η κατανομή τους.

### Δεύτερη Ροή Βίντεο

Τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου της δεύτερης ροής βίντεο φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

| Είδος | Αθλητικά |
| --- | --- |
| Κωδικοποίηση | MPEG-4 |
| Διάρκεια | 180 sec |

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για να μελετήσουμε την επίδραση του περιεχομένου του βίντεο στις παραμέτρους μοντελοποίησης. Σημειώνουμε ότι η κωδικοποίηση γίνεται με ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 25 fps και σε διαμόρφωση κατά MPEG-4.

Βίντεο ρυθμού 512 Kbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 2744000 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 519964.891256103 bps |
| Variance (v) | 79688305031.2538 bps |
| p | 0.189491578446102 |
| # of stations (N) | 14 |
| Max on/off rate (R) | 196000 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-15: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για τη δεύτερη ροή βίντεο ρυθμού 512 Kbps

|  | 0.0074 |
| --- | --- |
| s | 64.7075 sec |
| Mean on duration (τ) | 79.7873 sec |
| Mean off duration (σ) | 342.3675 sec |

Σχήμα 4-16:  Κατανομή των Ι πλαισίων συναρτήσει του χρόνου για τη δεύτερη ροή βίντεο και για ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 25 fps

Παρατηρήσεις

Βλέπουμε πως στην περίπτωση του video από αθλητικό γεγονός (ποδόσφαιρο), ο αριθμός των I-frames αυξάνεται δραματικά.

Βίντεο ρυθμού 1 Mbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 6329000 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 1000355.30403906 bps |
| Variance (v) | 494246990063.981 bps |
| p | 0.158058983099867 |
| # of stations (N) | 10 |
| Max on/off rate (R) | 632900 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-17: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για τη δεύτερη ροή βίντεο ρυθμού 1 Mbps

| β | 0.0078 |
| --- | --- |
| s | 61.4969 sec |
| Mean on duration (τ) | 73.0367 sec |
| Mean off duration (σ) | 389.2207 sec |

Βίντεο ρυθμού 2 Mbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 11926000 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 2001063.42654239 bps |
| Variance (v) | 1873268555807.48 bps |
| p | 0.167789990486533 |
| # of stations (N) | 10 stations |
| Max on/off rate (R) | 1192600 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-18: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για τη δεύτερη ροή βίντεο ρυθμού 2 Mbps

| β | 0.0078 |
| --- | --- |
| s | 61.5436 sec |
| Mean on duration (τ) | 73.9441 sec |
| Mean off duration (σ) | 366.9865 sec |

Βίντεο ρυθμού 4 Mbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 18612600 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 3996856.99067909 bps |
| Variance (v) | 5896614963250.79 bps |
| p | 0.214739315876293 |
| # of stations (N) | 9 |
| Max on/off rate (R) | 2068066.66666667 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-19: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για τη δεύτερη ροή βίντεο ρυθμού 4 Mbps

| Β | 0.0079 |
| --- | --- |
| S | 60.7109 sec |
| Mean on duration (τ) | 77.3092 sec |
| Mean off duration (σ) | 282.7709 sec |

Βίντεο ρυθμού 5 Mbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 23146800 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 4999068.9747004 bps |
| Variance (v) | 8462520355268.07 bps |
| p | 0.215972357937184 |
| # of stations (N) | 10 |
| Max on/off rate (R) | 2314680 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-20: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για τη δεύτερη ροή βίντεο ρυθμού 5 Mbps

| β | 0.0079 |
| --- | --- |
| s | 61.1285 sec |
| Mean on duration (τ) | 77.9671 sec |
| Mean off duration (σ) | 283.0418 sec |

Βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps

Από το πρόγραμμα VidXstat παίρνουμε :

| Maximum rate (M) | 23225400 bps |
| --- | --- |
| Mean rate (m) | 5498202.70750111 bps |
| Variance (v) | 10578756171171.4 bps |
| p | 0.236732314944032 |
| # of stations (N) | 9 |
| Max on/off rate (R) | 2580600 bps |

Από το MATLAB παίρνουμε :

Σχήμα 4-21: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ρυθμός αποστολής δεδομένων για τη δεύτερη ροή βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps

| β | 0.0077 |
| --- | --- |
| s | 62.0259 sec |
| Mean on duration (τ) | 81.2602 sec |
| Mean off duration (σ) | 262.0443 sec |

Συμπεράσματα

Όπως παρατηρούμε από τα προηγούμενα αποτελέσματα, η σταθερά s εξαρτάται κυρίως από το περιεχόμενο του video και όχι από το bit rate του.

Επίσης, η τιμή του p αυξάνει αργά καθώς αυξάνει το bit rate, πράγμα που υποδηλώνει μία μικρή εκρηκτικότητα ανάλογη με την αύξηση της ποιότητας. Η τιμή p = 0.25 είναι μια αρκετά συντηρητική επιλογή για το p (δηλαδή όσο μεγαλύτερη χρειάζεται).

Τέλος, ο αριθμός των σταθμών N είναι μεγάλος όταν έχουμε χαμηλής ποιότητας video, ενώ μικραίνει όταν αυξάνει η ποιότητα του video. Μια καλή τιμή του N είναι 12 για χαμηλής ποιότητας video, και 9 για το υψηλής ποιότητας.

# Πειραματικές μετρήσεις

## Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε την συμπεριφορά του ασυρμάτου δικτύου για να προσφέρει υπηρεσίες πολυμέσων. Πιο συγκεκριμένα, θα διεξάγουμε τρεις σειρές μετρήσεων Στην πρώτη σειρά μετρήσεων θα χρησιμοποιήσουμε ένα δέκτη και θα εξετάσουμε την επίδοση του δικτύου όταν καλείται να μεταδώσει μόνο ένα video. Έχουν επιλεγεί διάφορα είδη video, για να αποκτήσουμε μία εικόνα της επίδοσης του δικτύου υπό διάφορες συνθήκες φόρτισης.

Στην δεύτερη σειρά μετρήσεων εξετάζουμε τις επιδόσεις του ασυρμάτου δικτύου όταν μεταδίδει ένα video σε συνδυασμό με κίνηση TCP. Αυτό το σενάριο προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα δίκτυο όταν κάποιοι χρήστες κάνουν χρήση του διαδικτύου και πλοηγούνται μέσα σε αυτό, ενώ παράλληλα κάποιος χρήστης επιθυμεί να παρακολουθήσει μία υπηρεσία video streaming.

Τέλος, στην τρίτη σειρά  μετρήσεων προσθέτουμε ακόμα έναν δέκτη και τώρα μεταδίδουμε δύο βίντεο σε συνδυασμό και πάλι με κίνηση TCP. Έτσι μπορούμε να μελετήσουμε πως αλληλεπιδρούν οι δύο κινήσεις UDP (video) και πως επηρεάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ποιότητα της υπηρεσίας μας.

Πρέπει να τονίσουμε ότι τα διαγράμματα που παρατίθενται έχουν προκύψει μετά από επεξεργασία των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων μας, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4. Η επεξεργασία αυτή έγινε με την γλώσσα MATLAB πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Microsoft Excel.

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις έγιναν με ωφέλιμο φορτίο του UDP πακέτου ίσο με 1316 bytes,εκτός και αν στην μέτρηση δηλώνεται καθαρά η χρήση κάποιας άλλης τιμής γι’ αυτήν την μεταβλητή.

## Πρώτη Σειρά Μετρήσεων

### Μεταβολή του ρυθμού αποστολής δεδομένων (bit rate) της πρώτης ροής βίντεο με ένα δέκτη

Σε αυτήν την μέτρηση έχουμε χρησιμοποιήσει τέσσερα video με διαφορετικά bit rates, όπως φαίνεται και στις μετρήσεις μας. Το περιεχόμενο και των τεσσάρων video ήταν μία ταινία. Κάθε φορά μετράμε την διέλευση του video (δηλαδή το bit rate του video που φτάνει στον client),την καθυστέρηση μετάδοσης των πακέτων του video και το ποσοστό των χαμένων πακέτων που παρατηρήθηκε. Τα γραφήματα της διέλευσης του video και της καθυστέρησής του παρατίθενται ξεχωριστά ,ενώ εκείνα των χαμένων πακέτων απεικονίζονται σε κοινό διάγραμμα για την καλύτερη σύγκρισή τους.

Τα βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν είχαν διαμορφωθεί κατά τον πρότυπο MPEG-4, ενώ ο ρυθμός μετάδοσης πλαισίων είχε ορισθεί στα 25fps. Σε κάθε περίπτωση, μεταβάλλουμε τον ρυθμό αποστολής bit από τον εξυπηρετητή και μετράμε τη διέλευση του δικτύου όσον αφορά τον αποδέκτη της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Τα αποτελέσματά μας φαίνονται παρακάτω:

Βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps

Το σχήμα 5-1 δείχνει τη διέλευση που μετράται στο δέκτη και την καθυστέρηση που υφίστανται τα πακέτα συναρτήσει του χρόνου. Το συνολικό ποσοστό των χαμένων πακέτων ανέρχεται στα 17.61%

| Μέγιστη διέλευση: 6.516 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση :562.84 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση : 4.684 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 109.08ms |

Σχήμα 5-1:  Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps

Όπως παρατηρούμε, η μέση διέλευση είναι 4.684 Mbps, μικρότερη δηλαδή από το αρχικό bit rate του video. Επίσης η καθυστέρηση έχει μέση τιμή 109.08 ms και μας δείχνει πως υπάρχουν αν μη τι άλλο δυσκολίες στην μετάδοση του video. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ποσοστό των χαμένων πακέτων που είναι ίσο με 17.61 %.

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα για τα υπόλοιπα bit rates (5 Mbps, 4 Mbps και 2 Mbps).

Βίντεο ρυθμού 5 Mbps

Τα συνολικά χαμένα πακέτα τώρα είναι ίσα με 13.84 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.527 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση :577.5434 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση : 4.461 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 86.5 ms |

Σχήμα 5-2:  Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 5 Mbps

Βίντεο ρυθμού 4 Mbps

Εδώ έχουμε συνολικά χαμένα πακέτα ίσα με 8.57 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.506 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 482.4157 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 3793 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 64.15 ms |

Σχήμα 5-3:  Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 4 Mbps

Βίντεο ρυθμού 2 Mbps

Τα συνολικά χαμένα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση είναι  0.03%

| Μέγιστη διέλευση: 4.727 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 368.75 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.099 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 1.048 ms |

Σχήμα 5-4:  Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 2 Mbps

Το σχήμα (παρακάτω) δείχνει την χρονική μεταβολή της απώλειας πακέτων για τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν παραπάνω.

Σχήμα 5-5: Σύγκριση  ποσοστών χαμένων πακέτων για διαφορετικούς ρυθμούς βίντεο

Επειδή για 2 Μbps δεν φαίνεται καθαρά η πορεία του γραφήματος, το παραθέτουμε μόνο του στο ακόλουθο σχήμα :

Σχήμα 5-6: Χαμένα πακέτα για βίντεο ρυθμού 2 Mbps

Όπως βλέπουμε από το γράφημα των χαμένων πακέτων , όσο μειώνεται το bit rate του video, τόσο λιγοστεύουν τα πακέτα που χάνονται. Για τα 5.5 Mbps το ποσοστό των χαμένων πακέτων φτάνει το 17.6%, ενώ για τα 4 Mbps πέφτει σχεδόν στο μισό (8.5%). Τέλος, για τα 2Mbps δεν χάνεται σχεδόν κανένα πακέτο.

### Μεταβολή του ρυθμού μετάδοσης πλαισίων (fps) του video βίντεο για δεδομένο ρυθμό μετάδοσης και ένα δέκτη

Στην μέτρηση αυτή θα μελετήσουμε την συμπεριφορά του δικτύου όταν μεταδίδει video με διαφορετικούς ρυθμούς πλαισίων (fps). Το bit rate και στα τρία video που χρησιμοποιήσαμε είναι 5.5 Mbps και το περιεχόμενό τους είναι πάλι η ίδια ταινία (πρώτη ροή βίντεο), το οποίο έχει διαμορφωθεί κατά τον πρότυπο MPEG-4. Η πρώτη μέτρηση έγινε με 25 fps, η επόμενη με 20 fps και η τελευταία με 15 fps.

Βίντεο ρυθμού μετάδοσης πλαισίων 25 fps

Για την καλύτερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε αυτήν την σειρά μετρήσεων, το σχήμα 5-7 παραθέτει τα αποτελέσματα που ελήφθησαν προηγουμένως στο υποκεφάλαιο 5.1.1

Το συνολικό ποσοστό των χαμένων πακέτων ανέρχεται στα 17.61%

| Μέγιστη διέλευση : 6.516 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση :562.84 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση : 4.684 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 109.08ms |

Σχήμα 5-7:   Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο 25 πλαισίων ανά δευτερόλεπτο

Βίντεο ρυθμού μετάδοσης πλαισίων  20 fps

Τα συνολικά χαμένα πακέτα είναι σε αυτήν την περίπτωση ίσα με 8.47 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.506 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 733.58 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 4.737 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 80.43 ms |

Σχήμα 5-8:   Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο 20 πλαισίων ανά δευτερόλεπτο

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό χαμένων πακέτων έχει μειωθεί στο μισό σε σχέση με το video των 25 fps. Επίσης, έχει μειωθεί και η τιμή της καθυστέρησης κατά 20 ms.

Βίντεο ρυθμού μετάδοσης πλαισίων  15 fps

Εδώ έχουμε συνολικά χαμένα πακέτα που φτάνουν το 5.41 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.506 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 743.382 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση : 4.384 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 65.709 ms |

Σχήμα 5-9:   Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο 15 πλαισίων ανά δευτερόλεπτο

Τώρα που το fps έχει πέσει στα 15 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο, παρατηρούμε ότι η καθυστέρηση μειώνεται ακόμη περισσότερο, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τα χαμένα πακέτα που έχουν πέσει στο 5%. Η τιμή της διέλευσης και στα τρία video ήταν στα ίδια επίπεδα.

Το σχήμα 5-10 δείχνει την χρονική μεταβολή της απώλειας πακέτων για τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν παραπάνω

Σχήμα 5-10: Σύγκριση  ποσοστών χαμένων πακέτων για διαφορετικό ρυθμό μετάδοσης πλαισίων

Το παραπάνω γράφημα δείχνει ακόμα καλύτερα πως επηρεάζει ο ρυθμός πλαισίων (fps) του video, τα πακέτα που χάνονται. Βλέπουμε ότι όσο μειώνεται το fps, τόσο ελαττώνονται τα πακέτα που χάνονται στο δίκτυο.

### Μεταβολή της κωδικοποίησης της πρώτης ροής βίντεο με ένα δέκτη

Σε αυτήν την μέτρηση θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι video με περιεχόμενο την ταινία. Απλά αυτό που αλλάζει θα είναι το είδος της κωδικοποίησης του video. Η πρώτη μέτρηση γίνεται για MPEG-4 , η δεύτερη για MJPEG και η τρίτη για MPEG-2.

Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων έχει ορισθεί στα 5.5 Mbps, ενώ ο ρυθμός μετάδοσης πλαισίων στα 25 fps.

Τα αποτελέσματα που πήραμε φαίνονται παρακάτω.

Βίντεο κωδικοποιημένο κατά MPEG-4

Τα συνολικά χαμένα πακέτα μετρήθηκαν ίσα με 17.61 %

| Μέγιστη διέλευση : 6.516 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση :562.84 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση : 4.684 Mbps | Μέση καθυστέρηση : 109.08ms |

Σχήμα 5-11:   Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο κωδικοποιημένο κατά MPEG-4

Βίντεο κωδικοποιημένο κατά MJPEG

Τα συνολικά χαμένα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση είναι 6.54 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.506 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 828.167 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 5.374 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 85.96 ms |

Σχήμα 5-12:   Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο κωδικοποιημένο κατά MJPEG

Για το MJPEG παρατηρούμε ότι τα χαμένα πακέτα ελαττώνονται δραστικά, σχεδόν κατά 60%. Αυτό οφείλεται στην διαφορετική μορφή της κωδικοποίησης που υλοποιεί το MJPEG. Αν παρατηρήσουμε το διάγραμμα της διέλευσης , βλέπουμε ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλη διακύμανση, όσο στο MPEG-4. Γι’ αυτό και το δίκτυο μπορεί να μεταδώσει το video Με λιγότερα προβλήματα. Επίσης, και η τιμή της καθυστέρησης είναι μικρότερη σε σχέση με το MPEG-4.

Βίντεο κωδικοποιημένο κατά MPEG-2

Τα συνολικά χαμένα πακέτα εδώ είναι ίσα με 1.21 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.495 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 890.489 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 5.068 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 27.771 ms |

Σχήμα 5-13:   Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο κωδικοποιημένο κατά MPEG-2

Για το MPEG-2 τα πράγματα είναι ακόμα πιο ευνοϊκά αφού βλέπουμε ότι τα χαμένα πακέτα είναι πολύ πιο λίγα (1.2 %) σε σχέση με τα άλλα δύο video formats. Αυτό συμβαίνει γιατί το bit rate του MPEG-2 είναι συνεχώς κοντά στα 5 Mbps και δεν αυξομειώνεται σε μεγάλο βαθμό. Αυτό βέβαια αποτελεί συγχρόνως και μειονέκτημα του MPEG-2 γιατί δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο είδος και τις ανάγκες κάθε σκηνής του video. Γι’ αυτό και δεν ενδείκνυται πλέον η χρησιμοποίηση του καθώς δεν χρησιμοποιεί την βέλτιστη κωδικοποίηση.

Στο ακόλουθο σχήμα φαίνονται τα ποσοστά των χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου για τα τρία είδη κωδικοποίησης

Σχήμα 5-14: Ποσοστά χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου για διαφορετικά είδη κωδικοποίησης

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται καθαρά ότι τα λιγότερα χαμένα πακέτα εμφανίζονται για το MPEG-2. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας παραπλανεί αφού, εκτός του ότι χρησιμοποιεί παρωχημένη τεχνολογία κωδικοποίησης, το μέσο bit rate του είναι λίγο μικρότερο από αυτό των MPEG-4 και MJPEG.

### Μεταβολή του ωφέλιμου φορτίου του UDP με bit rate = 5 Mbps MPEG-4 και έναν δέκτη

Σε αυτές τις μετρήσεις αυτό που αλλάζουμε είναι το φορτίο του κάθε UDP πακέτου. Έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε πώς συμπεριφέρεται το δίκτυο όταν κληθεί να μεταδώσει πλαίσια με μικρότερο μέγεθος. Το video που χρησιμοποιήσαμε έχει περιεχόμενο πάλι την ταινία και είναι κωδικοποιημένο κατά MPEG-4 με ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 25 fps. Το bit rate είναι πάντα 5 Mbps. Τα μεγέθη που χρησιμοποιήσαμε για το φορτίο είναι 1316 bytes, 940 bytes, 564 bytes και 376 bytes. Τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας φαίνονται παρακάτω.

Ωφέλιμο φορτίο UDP = 1316 bytes

Τα συνολικά χαμένα πακέτα μετρήθηκαν ίσα με  13.84 %

| Μέγιστη διέλευση : 6.527 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση : 577.5434 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 4.461 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 86.5 ms |

Σχήμα 5-15: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο με ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 1316 bytes

Ωφέλιμο φορτίο UDP  = 940 bytes

Τα συνολικά χαμένα πακέτα έφτασαν στο ποσοστό του 15.89 %

| Μέγιστη διέλευση: 5.617 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 354.522 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 3.489 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 84.191 ms |

Σχήμα 5-16: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο με ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 940 bytes

Παρατηρούμε ότι τα χαμένα πακέτα αυξάνονται, ενώ η διέλευση μειώνεται σημαντικά.

Ωφέλιμο φορτίο UDP  =  564 bytes

Τα συνολικά χαμένα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση είναι 37.85 %

| Μέγιστη διέλευση: 4.119 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 752 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.574 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 143.526 ms |

Σχήμα 5-17: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο με ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 564 bytes

Ωφέλιμο φορτίο UDP  =  376 bytes

Τα συνολικά χαμένα πακέτα τώρα έχουν αυξηθεί και μετρήθηκαν ίσα με 44.53 %

| Μέγιστη διέλευση: 3.236 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 796.715 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση : 2.299 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 117.59 ms |

Σχήμα 5-18: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο με ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 376 bytes

Από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται ότι όσο ελαττώνεται το φορτίο του κάθε UDP πακέτου, ελαττώνεται και η διέλευση που μετράμε στον client και παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό χαμένων πακέτων. Αυτό είναι λογικό, αν σκεφτούμε ότι η μείωση του φορτίου του UDP οδηγεί σε αύξηση του συνολικού αριθμού πακέτων που πρέπει να εκπεμφθούν στο δίκτυο. Έτσι δημιουργείται συμφόρηση στο δίκτυο και είναι λογικό να ελαττώνεται η ποιότητα της υπηρεσίας μας.

Στο ακόλουθο σχήμα φαίνονται τα ποσοστά των χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου για τις διάφορες τιμές του ωφέλιμου φορτίου του UDP.

Σχήμα 5-19: Ποσοστά χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου για διάφορες τιμές του ωφέλιμου φορτίου του UDP

Το γράφημα των χαμένων πακέτων δείχνει καθαρά την κατάσταση που επικρατεί. Όσο ελαττώνουμε το φορτίο του UDP πακέτου, τόσο μεγαλώνει το ποσοστό χαμένων πακέτων στο δίκτυο και φτάνει κοντά στο 45% για φορτίο 376 bytes.

### Μεταβολή του ρυθμού δεδομένων του video με έναν δέκτη και περιεχόμενο αθλητικά

Τώρα εκτελούμε μία μέτρηση παρόμοια με την 5.1.1 , μόνο που το περιεχόμενο του video είναι αθλητικό. Αυτό το κάνουμε για να δούμε πως ανταποκρίνεται το δίκτυό μας όταν κληθεί να μεταδώσει video με πιο μεγάλες απαιτήσεις. Ως γνωστόν, ένα video που περιέχει αθλητικές σκηνές, έχει πολύ γρήγορες μεταβάσεις και απαιτεί πολύ bit rate για να μεταδοθεί. Επίσης ο αριθμός των I – frames που περιέχει είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με μία απλή ταινία, γιατί οι εναλλαγές σκηνών είναι πολύ πιο γρήγορες. Τα αποτελέσματα που πήραμε φαίνονται παρακάτω.

Βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps

Τα συνολικά χαμένα πακέτα έφτασαν στο  11.55 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.506 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 860.518 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 5.012 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 93.789 ms |

Σχήμα 5-20: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 5.5 Mbps

Βίντεο ρυθμού 5 Mbps

Εδώ τα συνολικά χαμένα πακέτα ανήλθαν σε 10.19 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.495 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 809.991 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 4.627 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 100.1 ms |

Σχήμα 5-21: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 5 Mbps

Βίντεο ρυθμού 4 Mbps

Τα συνολικά χαμένα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση μετρήθηκαν ίσα με  3.28 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.506 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 718.625 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 4 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 34.307 ms |

Σχήμα 5-22: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 4 Mbps

Βίντεο ρυθμού 2 Mbps

Τα συνολικά χαμένα πακέτα τώρα έχουν μειωθεί πάρα πολύ και είναι ίσα με  0.04 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.327 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 409.284 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.097 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 0.658 ms |

Σχήμα 5-21: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 2 Mbps

Παρακάτω γίνεται σύγκριση των ποσοστών χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου:

Σχήμα 5-22: Σύγκριση ποσοστών χαμένων πακέτων για διάφορους ρυθμούς βίντεο

Επειδή για 2 Μbps δεν φαίνεται καθαρά η πορεία του γραφήματος, το παραθέτουμε μόνο του στο ακόλουθο σχήμα:

Σχήμα 5-23: Ποσοστό χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου  για ρυθμό 2 Mbps

Παρατηρούμε ότι όσο ελαττώνεται το bit rate του video ελαττώνεται και ο αριθμός των χαμένων πακέτων. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Βλέπουμε όμως ότι τα πακέτα που χάνονται είναι λιγότερα σε σχέση με την ταινία. Αυτό συμβαίνει γιατί το video με το αθλητικό περιεχόμενο δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις όσον αφορά το bit rate του. Έχει συνεχώς ένα υψηλό bit rate, που είναι απαραίτητο για την σωστή απεικόνισή του. Απεναντίας, το video της ταινίας έχει πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ο MPEG-4 κωδικοποιητής συναντήσει μία αργή σκηνή (με χαμηλές απαιτήσεις σε bit rate), προσαρμόζεται και διαθέτει όσο bit rate χρειάζεται. Όταν συναντήσει μια πιο γρήγορη σκηνή, της διαθέτει πολύ περισσότερο bit rate, ξεπερνώντας κατά πολύ την μέση τιμή για το bit rate την οποία έχουμε θέσει. Έτσι καταπονείται το δίκτυο και γι’ αυτό έχουμε και περισσότερα χαμένα πακέτα. Περισσότερα θα πούμε στο κεφάλαιο 6 με τα γενικά συμπεράσματα.

### Μεταβολή του ωφέλιμου φορτίου του UDP πακέτου με bit rate = 5 Mbps MPEG-4 και έναν δέκτη με περιεχόμενο αθλητικά

Σε αυτήν τη μέτρηση αλλάζουμε το φορτίο του UDP, όπως και στην μέτρηση 5.1.2. Το περιεχόμενο των video τώρα είναι αθλητικό. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι τα εξής

Ωφέλιμο φορτίο UDP = 1316 bytes

Τα συνολικά χαμένα πακέτα ανέρχονται σε 10.19 %

| Μέγιστη διέλευση: 6.495 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 809.991 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 4.627 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 100.1 ms |

Σχήμα 5-24: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 1316 bytes

Ωφέλιμο φορτίο UDP = 940 bytes

Τα συνολικά χαμένα πακέτα που μετρήσαμε είναι 11.45 %

| Μέγιστη διέλευση: 5.602 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 636.568 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 4.561 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 76.362 ms |

Σχήμα 5-25: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 940 bytes

Ωφέλιμο φορτίο UDP = 564 bytes

Τα συνολικά χαμένα πακέτα σε αυτήν την μέτρηση έφτασαν την τιμή  31.68 %, αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με προηγουμένως

| Μέγιστη διέλευση: 4.232 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 2004 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 3.517 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 1432.084 ms |

Σχήμα 5-25: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 564 bytes

Εδώ παρατηρούμε ότι η καθυστέρηση παίρνει μία πολύ μεγάλη τιμή για 30 περίπου δευτερόλεπτα. Σε εκείνο το χρονικό σημείο βλέπουμε ότι και η διέλευση του δικτύου πέφτει πολύ. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται σε κάποια πτώση της ποιότητας και της ισχύος του σήματος.

Ωφέλιμο φορτίο UDP = 376 bytes

Τα συνολικά χαμένα πακέτα τώρα έχουν φτάσει την τιμή  40.15 %

| Μέγιστη διέλευση: 3.245 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 598.586 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 3.081 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 103.773 ms |

Σχήμα 5-26: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 376 bytes

Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζονται τα ποσοστά των χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου για διάφορα μεγέθη ωφέλιμου φορτίου του UDP

Σχήμα 5-27: Μεταβολή ποσοστού χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου, για διάφορες τιμές του ωφέλιμου φορτίου του UDP

Παρατηρούμε ότι όσό ελαττώνεται το φορτίο του UDP, τόσο αυξάνουν τα χαμένα πακέτα, γεγονός που είναι αναμενόμενο και εξηγήσαμε παραπάνω.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέτρηση για ωφέλιμο φορτίο 564 bytes επαναλήφθηκε λόγω της συγκυριακής συμπεριφοράς της κατά την ώρα του πειράματος. Επιλέχθηκε όμως η απεικόνιση αυτής της μέτρησης, ώστε να φανεί ότι, παρά την χαμηλή ποιότητα σήματος η γραφική αναπαράσταση της απώλειας πακέτων διατηρεί μια αύξουσα μορφή, δηλαδή η απώλεια μεγαλώνει με την μείωση του ωφέλιμου φορτίου του UDP πακέτου.

## Δεύτερη Σειρά Μετρήσεων

### Μεταβολή του ρυθμού αποστολής δεδομένων του video με ένα δέκτη με και χωρίς FTP κίνηση

Στη μέτρηση αυτή θα μελετήσουμε τη συμπεριφορά του δικτύου όταν μαζί με το video υπάρχει και TCP κίνηση. Για να δημιουργήσουμε την TCP κίνηση ενεργοποιήσαμε δύο FTP συνδέσεις με δύο αρχεία μεγέθους 700 ΜΒ το καθένα, τα οποία γίνονταν download στον client. Τα video κωδικοποιήθηκαν κατά MPEG-4, είχαν bit rate 2 Mbps και 1 Mbps και θα συγκριθούν με το video των 2 Μbps όταν εκπέμφθηκε χωρίς TCP κίνηση υποβάθρου. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω.

Βίντεο ρυθμού 2 Mbps παρουσία κίνησης FTP

Ο συνολικός αριθμός πακέτων σε αυτήν την περίπτωση έφτασε σε 4.82 %

| Μέγιστη διέλευση: 4.232 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 707.578 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 1.998 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 48.297 ms |

Σχήμα 5-28: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 2 Mbps και FTP κίνηση

Μέση συνολική διέλευση : 4.53 Μbps

Σχήμα 5-29: Μέση συνολική διέλευση για βίντεο ρυθμού 2 Mbps

Όπως θα δούμε και στο συγκριτικό διάγραμμα των χαμένων πακέτων, η TCP κίνηση προκαλεί την απώλεια πολλών περισσοτέρων πακέτων. Αυτό είναι λογικό, αφού το δίκτυο έχει περισσότερο φορτίο και η UDP ροή υφίσταται απώλειες αφού δεν έχει και μηχανισμούς επιβεβαίωσης και επανεκπομπής. Η μέση συνολική διέλευση αγγίζει οριακά τα 6 Mbps που είναι και το άνω όριο για ένα δίκτυο 802.11b.

Βίντεο ρυθμού 1 Mbps παρουσία κίνησης FTP

Ο συνολικός αριθμός πακέτων σε αυτήν την περίπτωση έφτασε σε 0.07%

| Μέγιστη διέλευση: 3.074 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 598.9 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 1.077 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 13.48 ms |

Σχήμα 5-30: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 1 Mbps και FTP κίνηση

Μέση συνολική διέλευση: 5.69 Mbps

Σχήμα 5-31: Μέση συνολική διέλευση για βίντεο ρυθμού 1 Mbps

Τώρα που έχει μειωθεί το bit rate του video, παρατηρούμε ότι η TCP κίνηση που καταπονεί το δίκτυο δεν έχει μεγάλη επίδραση στην μετάδοση του video. Η καθυστέρηση είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, το ίδιο και τα χαμένα πακέτα.

Βίντεο ρυθμού 2 Mbps χωρίς παρουσία κίνησης FTP

Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα για μετάδοση του video χωρίς TCP κίνηση στο υπόβαθρο. Τα συνολικά χαμένα πακέτα είναι πολύ λίγα και ίσα με 0.03 %

| Μέγιστη διέλευση: 4.727 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 368.75 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.099 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 1.048 ms |

Σχήμα 5-32: Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για βίντεο ρυθμού 2 Mbps

Στο ακόλουθο σχήμα  5-33 απεικονίζονται τα ποσοστά των χαμένων πακέτων σε συνάρτηση με το χρόνο για τους διάφορους ρυθμούς βίντεο

Σχήμα 5-33: Μεταβολή ποσοστού χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου, για διάφορες τιμές του ρυθμού του βίντεο

Όπως βλέπουμε και από το παραπάνω διάγραμμα, η κίνηση TCP (FTP) επηρεάζει σημαντικά την επίδοση του δικτύου μας. Βλέπουμε ότι για bit rate 2 Mbps έχουμε πολύ περισσότερα χαμένα πακέτα  όταν είναι παρούσα η TCP κίνηση, παρά όταν υπάρχει μόνο η UDP κίνηση του video.

### Μεταβολή του ωφέλιμου φορτίου του UDP πακέτου με έναν client και FTP κίνηση

Σε αυτή την ομάδα μετρήσεων θα αναλύσουμε την επίδοση του δικτύου όταν μεταβάλλεται το φορτίο του UDP πακέτου. Η TCP κίνηση προκαλείται από δύο FTP συνδέσεις με αρχεία μεγέθους 700 ΜΒ το καθένα. Τα video κωδικοποιήθηκαν κατά MPEG-4 και είχαν μέσο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 2 Mbps.

Ωφέλιμο φορτίο UDP = 940 bytes

Ο συνολικός αριθμός χαμένων πακέτων σε αυτήν την περίπτωση έφτασε το  28.10 %

| Μέγιστη διέλευση: 4.602 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση : 11092 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 1.515 Mbps | Μέση καθυστέρηση: -519.75 ms |

Σχήμα 5-34 :  Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 940 bytes

Μέση συνολική διέλευση: 2.69 Μbps

Σχήμα 5-35: Συνολική μέση διέλευση για ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 940 bytes

Σε αυτή την μέτρηση παρατηρείται μία πολύ μεγάλη συμφόρηση του δικτύου στην αρχή της μετάδοσης. Αυτό οφείλεται πιθανότατα σε πολύ κακή ποιότητα σήματος λόγω παρεμβολών ή κάποιου εμποδίου που υπήρξε για αυτήν την περίοδο στον χώρο. Αυτό έχει ως  την πολύ μικρή διέλευση και αντίστοιχα την πολύ μεγάλη τιμή της καθυστέρησης στην αρχή της μετάδοσης. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε ότι η αρνητική τιμή που εμφανίζεται στην καθυστέρηση εξηγείται αν σκεφτούμε τον τρόπο υπολογισμού της. Για να υπολογίσουμε την καθυστέρηση, υπολογίζουμε τον σχετικό χρόνο εκπομπής κάθε πακέτου, αφαιρώντας τον πάντα από τον χρόνο του πρώτου πακέτου. Αυτή η λύση , αν και είναι η μόνη που ανεξαρτητοποιεί τις χρονικές στιγμές εκπομπής των πακέτων από το αυτόνομο ρολόι κάθε client, δεν υπολογίσει την καθυστέρηση του πρώτου πακέτου. Συνήθως αυτή είναι αμελητέα, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση επειδή στο δίκτυο από την αρχή της μετάδοσης έχει δημιουργηθεί μία τραγική συμφόρηση, η καθυστέρηση του πρώτου πακέτου είναι αφύσικα μεγάλη. Έτσι, όταν το δίκτυο επανέρχεται στην κανονική του κατάσταση, η καθυστέρηση δείχνει να πέφτει κάτω από το μηδέν. Αυτό βέβαια δεν ισχύει, και αρκεί να σκεφτούμε ότι στο γράφημα πρέπει να προστεθεί η καθυστέρηση του πρώτου πακέτου που θα «ανεβάσει» το γράφημα πάνω από το μηδέν.

Ωφέλιμο φορτίο UDP = 564 bytes

Τα συνολικά χαμένα πακέτα είναι μετρήθηκαν ίσα με 6.71%

| Μέγιστη διέλευση: 3.456 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 645.708 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 1.959 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 80.167 ms |

Σχήμα 5-36 :  Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 564 bytes

Μέση συνολική διέλευση: 4.18 Μbps

Σχήμα 5-37: Συνολική μέση διέλευση για ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 564 bytes

Ωφέλιμο φορτίο UDP = 376 bytes

Τα πακέτα που χάθηκαν συνολικά μετρήθηκαν ίσα με  15.89 %

| Μέγιστη διέλευση: 2.613 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 600.248 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 1.587 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 98.424 ms |

Σχήμα 5-38 :  Διέλευση στον δέκτη και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 376 bytes

Μέση συνολική διέλευση: 3.17 Μbps

Σχήμα 5-39: Συνολική μέση διέλευση για ωφέλιμο φορτίο UDP ίσο με 376 bytes

Παρακάτω φαίνεται η μεταβολή του ποσοστού των χαμένων πακέτων σε συνάρτηση με το χρόνο, για τα διάφορα μεγέθη του φορτίου του UDP πακέτου :

Σχήμα 5-40: Μεταβολή ποσοστού χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου, για διάφορες τιμές του  φορτίου του UDP πακέτου

Στο συγκριτικό διάγραμμα των χαμένων πακέτων φαίνεται και πάλι ότι όσο μειώνεται το φορτίο του UDP, αυξάνεται το ποσοστό των χαμένων πακέτων, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση χωρίς την παρουσία κίνησης FTP

## Τρίτη Σειρά Μετρήσεων

### Δύο δέκτες με μεταβολή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, με και χωρίς FTP

Σε αυτή την ομάδα μετρήσεων θα έχουμε Δύο clients και συνεπώς 2 UDP video ροές. Σε κάθε μέτρηση δείχνουμε πρώτα τα αποτελέσματα του ενός client και μετά του δευτέρου. Το bit rate θα αλλάξει κατόπιν για να δούμε την επίδραση στην επίδοση του δικτύου. Συνολικά διεξάγαμε τρεις μετρήσεις .

Μέτρηση 1

Σε αυτή τη μέτρηση οι δύο δέκτες αποκωδικοποιούσαν το ίδιο ακριβώς video, με περιεχόμενο την ταινία. Το bit rate είναι 2 Mbps και στους δύο, ο ρυθμός μετάδοσης πλαισίων 25fps, ενώ το βίντεο κωδικοποιήθηκε κατά MPEG-4. Για τον πρώτο δέκτη τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα.

Πρώτος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα μετρήθηκαν ίσα με  1.98 %

| Μέγιστη διέλευση: 4.105 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 470.093 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.058 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 49.264 ms |

Σχήμα 5-41 :  Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου

Όπως βλέπουμε υπάρχουν χαμένα πακέτα σε αρκετό βαθμό σε σχέση με την περίπτωση μίας μόνο ροής του ιδίου ρυθμού, παρόλο που δεν έχουμε TCP κίνηση υποβάθρου. Αυτό δείχνει πως η μία UDP ροή επηρεάζει την άλλη και δημιουργεί πρόβλημα στην μετάδοση του video.

Οι αντίστοιχες μετρήσεις που ελήφθησαν στο δεύτερο δέκτη φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα.

Δεύτερος Δέκτης Τα συνολικά χαμένα πακέτα που εμφανίστηκαν ανέρχονται στο  1.99 %

| Μέγιστη διέλευση: 4.706 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 345.976 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.058 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 43.756 ms |

Σχήμα 5-42 :  Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου

Όπως αναμέναμε, αφού τα video ήταν πανομοιότυπα, τα αποτελέσματα και για τον δεύτερο client είναι σχεδόν ίδια.

Μέτρηση 2

Σε αυτήν τη μέτρηση έχουμε προσθέσει TCP κίνηση και επίσης έχουμε αλλάξει το περιεχόμενο του δεύτερου video σε αθλητικό. Ο μέσος ρυθμός αποστολής δεδομένων διατηρείται στα 2 Mbps, ο ρυθμός μετάδοσης πλαισίων μένει στα 25fps, ενώ τα βίντεο και πάλι κωδικοποιούνται κατά MPEG-4. Τα αποτελέσματα για τον πρώτο δέκτη φαίνονται παρακάτω.

Πρώτος δέκτης Τα συνολικά χαμένα πακέτα που μετρήθηκαν τώρα  1.91 %

| Μέγιστη διέλευση: 4.327 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 430 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση : 2.060 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 51.818 ms |

Σχήμα 5-43 :  Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου

Όπως παρατηρούμε, τα αποτελέσματα δεν απέχουν πολύ από αυτά της μέτρησης 1. Οι αντίστοιχες μετρήσεις στο δεύτερο δέκτη φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα.

Δεύτερος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση ανέρχονται σε 2.73 %

| Μέγιστη διέλευση: 4.327 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 592.170 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.041 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 45.55 ms |

Σχήμα 5-44 :  Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου

Εδώ βλέπουμε ότι τα χαμένα πακέτα είναι αυξημένα. Αυτό έχει σχέση με το είδος του video που είναι αθλητικό και απαιτεί περισσότερο bit rate για την μετάδοσή του. Κατά τα άλλα, οι τιμές της διέλευσης και της καθυστέρησης είναι σε επίπεδα παρόμοια με τα προηγούμενα.

Ακολουθεί τέλος η μέτρηση 3 όπου έχουμε μειώσει το bit rate του αθλητικού video στο 1 Mbps.

Μέτρηση 3

Σε αυτήν την μέτρηση, ο πρώτος δέκτης λαμβάνει την πρώτη ροή βίντεο (ταινία) με ρυθμό 2 Mbps, κωδικοποιημένο κατά MPEG-4 και με ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 25fps. Ο δεύτερος δέκτης λαμβάνει τη δεύτερη ροή βίντεο (αθλητικά) με μειωμένο ρυθμό 1 Mbps, κωδικοποιημένο κατά MPEG-4 και με ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 25fps. Επίσης, για να προκαλέσουμε συμφόρηση στο δίκτυο έχουμε εισάγει κίνηση FTP.

Η χρονική κατανομή της διέλευσης στον πρώτο δέκτη για την λήψη βίντεο, καθώς και η καθυστέρηση ανά πακέτο φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα.

Πρώτος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα τώρα έχουν μειωθεί και φτάνουν το 0.32 %

| Μέγιστη διέλευση: 4.390 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 296.122 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση : 2.093 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 44.325 ms |

Σχήμα 5-45 :  Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου

Οι αντίστοιχες γραφικές απεικονίσεις που λαμβάνουμε στο δεύτερο δέκτη για την λήψη βίντεο, φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα:

Δεύτερος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα είναι και πάλι λίγα και συγκεκριμένα είναι ίσα με 0.21 %

| Μέγιστη διέλευση: 2.568 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 233.409 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 1.073 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 33.474 ms |

Σχήμα 5-46 :  Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου

Στα ακόλουθα σχήματα φαίνεται η μεταβολή των χαμένων πακέτων για καθένα από τους δύο δέκτες

Σχήμα 5-47: Μεταβολή των χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου για τον πρώτο δέκτη

Το παραπάνω σχήμα δίνει χρονικά την απώλεια πακέτων στον πρώτο δέκτη.

Στο υπόμνημα οι τίτλοι αναφέρονται στην αντίστοιχη μέτρηση. Δηλαδή με “Sample 1” εννοούμε το γράφημα των χαμένων πακέτων για τον πρώτο client στην πρώτη μέτρηση κ.ο.κ. Παρόλο που στη δεύτερη μέτρηση είχαμε εισάγει TCP κίνηση , δεν έχουμε περισσότερα χαμένα πακέτα.

Σχήμα 5-48: Μεταβολή των χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου για τον δεύτερο δέκτη

Εδώ φαίνεται καθαρά αυτό που περιμέναμε. Όταν βάλουμε TCP κίνηση στο δίκτυο, τα χαμένα πακέτα αυξάνονται σημαντικά. Βλέπουμε όμως ότι για bit rate 1 Mbps δεν επηρεάζεται πολύ η UDP ροή video. Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι τα ποσοστά χαμένων πακέτων που εμφανίζονται είναι πολύ πιο μεγάλα από αυτά που συναντήσαμε όταν εκπέμψαμε το ίδιο video χωρίς δεύτερο video ταυτόχρονα στο δίκτυο. Φαίνεται δηλαδή καθαρά ότι η ύπαρξη δύο UDP ροών δρα ανταγωνιστικά και επηρεάζει η μία την άλλη όσον αφορά την επίδοση και την ποιότητα της τελικής υπηρεσίας.

### Δύο clients με μεταβολή του ωφέλιμου φορτίου του UDP, παρουσία FTP κίνησης

Σε αυτήν την ομάδα μετρήσεων θα αλλάξουμε το φορτίο του UDP πακέτου. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο τιμές : 940 bytes και 564 bytes, οπότε θα διεξάγουμε 2 μετρήσεις. Αποφασίσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε την μέτρηση με ωφέλιμο φορτίο 376 bytes, γιατί όπως φαίνεται και από τα γραφήματα της δεύτερης σειράς μετρήσεων δίνει πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Σε όλες τις μετρήσεις υπάρχει κίνηση TCP για επιπλέον φόρτιση του δικτύου.

Μέτρηση 1

Στη μέτρηση αυτή τα δύο βίντεο που θα χρησιμοποιήσουμε έχουν ρυθμό 2 Mbps είναι κωδικοποιημένα κατά MPEG-4 και έχουν ρυθμό μετάδοσης πλαισίων 25 fps. Στον πρώτο δέκτη το βίντεο έχει περιεχόμενο ταινία, ενώ στον δεύτερο δέκτη το βίντεο έχει περιεχόμενο αθλητικά. Το ωφέλιμο φορτίο του UDP είναι 940 bytes.

Πρώτος Δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα που μετρήθηκαν σε αυτήν την περίπτωση είναι 7.2 %

| Μέγιστη διέλευση: 4.03 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 551.92 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 1.948 Μbps | Μέση καθυστέρηση: 90.32 ms |

Σχήμα 5-49: Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP 940 bytes

Είναι φανερό ότι για τον πρώτο client τα ποσοστά των χαμένων πακέτων αυξάνονται πολύ σε σχέση με προηγουμένως, όπου είχαμε το αρχικό μέγεθος του UDP ίσο με 1316 bytes. Αυτή η αύξηση θα φανεί στο συγκεντρωτικό διάγραμμα χαμένων πακέτων που θα παραθέσουμε στο τέλος, όπου θα υπάρχει για αναφορά το γράφημα των χαμένων πακέτων όταν το φορτίο του UDP ήταν 1316 bytes.

Δεύτερος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα τώρα είναι ίσα με  6.58 %

| Μέγιστη διέλευση: 4105 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 529.6 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 1.960 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 73.11 ms |

Σχήμα 5-50: Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP 940 bytes

Για τον δεύτερο client τα αποτελέσματα είναι σχεδόν ίδια , πράγμα που αναμενόταν αφού οι διαφορές μεταξύ των δύο video δεν είναι πολύ μεγάλες.

Μέτρηση 2

Το μόνο που αλλάζει σε αυτήν τη μέτρηση σε σχέση με την προηγούμενη, είναι το ωφέλιμο φορτίο του UDP που τώρα είναι ίσο με 564 bytes. Τα αποτελέσματα που πήραμε φαίνονται παρακάτω.

Πρώτος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα τώρα έχουν αυξηθεί σημαντικά και είναι ίσα με 31.61 %

| Μέγιστη διέλευση: 2.436 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 559.9 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 1.435 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 101.25 ms |

Σχήμα 5-51: Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP 564 bytes

Δεύτερος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα είναι και εδώ αρκετά αυξημένα και ίσα με  31.37 %

| Μέγιστη διέλευση: 2.442 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 336.8 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 1.44 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 60.8 ms |

Σχήμα 5-52: Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ωφέλιμο φορτίο UDP 564 bytes

Στις μετρήσεις που διεξάγαμε στα πλαίσια της Μέτρησης 2, όπου το φορτίο του UDP ήταν 564 bytes, φάνηκε καθαρά πώς επηρεάστηκε αρνητικά το δίκτυο. Τα ποσοστά των χαμένων πακέτων αυξήθηκαν δραματικά ενώ και η διέλευση του video δεν μπορούσε να προσεγγίσει το πραγματικό του bit rate. Στα ακόλουθα σχήματα φαίνονται τα γραφήματα του ποσοστού χαμένων πακέτων συναρτήσει του χρόνου, για κάθε δέκτη ξεχωριστά.

Σχήμα 5-53: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον πρώτο δέκτη και διάφορες τιμές φορτίου UDP

Το “Sample 1” αναφέρεται στα αποτελέσματα για φορτίο UDP ίσο με 1316 bytes. Όπως βλέπουμε , η αύξηση του ποσοστού χαμένων πακέτων όσο ελαττώνεται το φορτίο του UDP, είναι ραγδαία.

Σχήμα 5-54: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον δεύτερο δέκτη και διάφορες τιμές φορτίου UDP

Και πάλι βλέπουμε ότι και στον δεύτερο client η ελάττωση του φορτίου του UDP επιφέρει αύξηση του ποσοστού των χαμένων πακέτων.

### Δύο clients με μεταβολή του video format, με FTP κίνηση

Στην μέτρηση αυτή έχουμε αλλάξει το format του δεύτερου video σε MJPEG για να δούμε πώς συμπεριφέρεται το δίκτυο υπό αυτές τις συνθήκες. Στον πρώτο δέκτη το βίντεο έχει κωδικοποίηση MPEG-4 , 25 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο και ρυθμό 2 Mbps. Στον δεύτερο δέκτη το βίντεο έχει κωδικοποίηση MJPEG, 25 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο και ρυθμό 2.3 Mbps. Το περιεχόμενο και των δύο βίντεο είναι ταινία. Τα αποτελέσματα για κάθε δέκτη είναι τα ακόλουθα.

Πρώτος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα μετρήθηκαν ίσα με  4.03 %

| Μέγιστη διέλευση: 3.811 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 602.4 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.015 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 103.4ms |

Σχήμα 5-55: Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για διαμόρφωση MPEG-4

Παρατηρούμε ότι ο πρώτος client επηρεάζεται από την αλλαγή του video format στο δεύτερο video. Αυτό μαρτυρά η αύξηση του ποσοστού των χαμένων πακέτων που παρατηρείται.

Δεύτερος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση είναι ίσα με 2.81 %

| Μέγιστη διέλευση: 3.526 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 584.81 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.415 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 87.67 ms |

Σχήμα 5-56: Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για διαμόρφωση MJPEG

Και στον δεύτερο client έχουμε μία μικρή αύξηση των χαμένων πακέτων σε σχέση με την μέτρηση 5.3.1 όπου το video format ήταν πάντα MPEG-4.

Στα σχήματα που ακολουθούν παρατίθενται τα γραφήματα του ποσοστού χαμένων πακέτων σε συνάρτηση με το χρόνο, για καθένα από τους δύο δέκτες.

Σχήμα 5-57: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον πρώτο δέκτη και διάφορα είδη κωδικοποίησης

To “Sample 1” δείχνει τα χαμένα πακέτα για την περίπτωση όπου και τα δύο video ήταν MPEG-4. Βλέπουμε ότι τώρα που το δεύτερο video είναι MJPEG, ο πρώτος client επηρεάζεται αρνητικά.

Σχήμα 5-58: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον δεύτερο δέκτη και διάφορα είδη κωδικοποίησης

Αρνητικά επηρεάζεται και ο δεύτερος client αφού και πάλι τα χαμένα πακέτα είναι περισσότερα σε αυτήν την περίπτωση του MJPEG.

### Δύο clients με μεταβολή του fps του video, με FTP κίνηση

Σε αυτή την ομάδα μετρήσεων έχουμε ελαττώσει τον ρυθμό πλαισίων του δεύτερου video στο 20 fps. Κατά τα άλλα τα δύο βίντεο είναι ίδια με αυτά της μέτρησης 5.3.3. Δηλαδή είναι κωδικοποιημένα κατά MPEG-4, έχουν περιεχόμενο ταινία και έχουν ρυθμό δεδομένων 2 Mbps.  Και πάλι έχουμε κίνηση TCP στο υπόβαθρο για φόρτιση του δικτύου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα.

Πρώτος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση μετρήθηκαν ίσα με 3.97 %

| Μέγιστη διέλευση: 3705 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 624.8 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.016 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 95.17 ms |

Σχήμα 5-59: Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ρυθμό πλαισίων 25 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο

Από τα αποτελέσματα που παίρνουμε φαίνεται ότι η ελάττωση του fps του video δεν επιφέρει βελτίωση στην επίδοση του δικτύου μας, αφού οι απώλειες πακέτων είναι περισσότερες σε αυτήν την περίπτωση.

Δεύτερος δέκτης Τα συνολικά χαμένα πακέτα είναι περίπου ίσα με αυτά που μετρήθηκαν στον πρώτο δέκτη, συγκεκριμένα είναι ίσα με 3.62 %

| Μέγιστη διέλευση: 3769 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 489.89 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 2.019 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 80.17 ms |

Σχήμα 5-60: Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ρυθμό πλαισίων 20 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται τα γραφήματα των χαμένων πακέτων σε συνάρτηση με το χρόνο, για κάθε δέκτη.

Σχήμα 5-61: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον πρώτο δέκτη και διάφορους ρυθμούς πλαισίων ανά δευτερόλεπτο

Το “Sample 1” αναφέρεται στην περίπτωση που και τα δύο video ήταν MPEG-4 με 25 fps (5.3.1 Μέτρηση 2). Βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί αρκετά τα χαμένα πακέτα πράγμα που δείχνει ότι η ελάττωση του fps δεν έφερε αποτέλεσμα.

Σχήμα 5-62: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον δεύτερο δέκτη και διάφορους ρυθμούς πλαισίων ανά δευτερόλεπτο

Και πάλι βλέπουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση το μειωμένο fps επιφέρει πιο πολλές απώλειες και , αν μη τι άλλο, δεν βελτιώνει την επίδοση του δικτύου μας.

### Εκπομπή βίντεο ρυθμού 4 Mbps και ενός βίντεο 512 Kbps, μαζί με TCP κίνηση

Σε αυτή την ομάδα μετρήσεων , εκπέμπουμε ταυτόχρονα ένα video 4 Mbps στον πρώτο δέκτη, και ένα 512 Kbps στον δεύτερο δέκτη. Έτσι θα ελέγξουμε την επίδοση του δικτύου και την επίδραση ενός video υψηλού bit rate σε ένα άλλο video χαμηλού bit rate. Υπό συνθήκες χαμηλής φόρτισης, το video των 512 Kbps θα μεταδιδόταν χωρίς προβλήματα μέσα από το δίκτυο. Τώρα θα δούμε τι συμβαίνει όταν εκπέμπεται ταυτόχρονα με ένα υψηλού bit rate video. Το πρώτο video θα είναι αθλητικού περιεχομένου, ενώ το δεύτερο θα έχει περιεχόμενο την ταινία. Υπάρχει πάντα TCP κίνηση υποβάθρου, για την επιπλέον φόρτιση του δικτύου.

#### Αλλαγή του ρυθμού πλαισίων του βίντεο

Στην σειρά μετρήσεων αυτή αρχικά θα έχουμε τα δύο βίντεο με ρυθμό 25 πλαισίων ανά δευτερόλεπτο, και κατόπιν θα αλλάξουμε το ρυθμό πλαισίων του δεύτερου βίντεο σε 20 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο.

Μέτρηση 1

Στην μέτρηση αυτή και οι δύο δέκτες έχουν ρυθμό πλαισίων 25 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο. Ο πρώτος έχει περιεχόμενο αθλητικά ρυθμού 4 Μbps ενώ ο δεύτερο έχει περιεχόμενο ταινία και ρυθμό 512 Kbps. Τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

Πρώτος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα μετρήθηκαν ίσα με 6.17 %

| Μέγιστη διέλευση: 5.937 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 535.4 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 3.880 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 100.46 ms |

Σχήμα 5-63: Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ρυθμό πλαισίων 25 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο

Παρατηρούμε ότι το video εμφανίζει μεγάλο ποσοστό χαμένων πακέτων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό bit rate που έχει το συγκεκριμένο video και εν μέρει στην ύπαρξη του δευτέρου video.

Δεύτερος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα εδώ έφτασαν στο ποσοστό του 3.09 %

| Μέγιστη διέλευση: 1.273 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 307.2 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 562.1 Kbps | Μέση καθυστέρηση: 78.66 ms |

Σχήμα 5-64: Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ρυθμό πλαισίων 25 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο

Εδώ παρατηρούμε ότι και το δεύτερο video με bit rate μόλις 512 Kbps παρουσιάζει απώλειες πακέτων. Αυτό οφείλεται προφανώς στην ύπαρξη του πρώτου video των 4 Mbps που φορτίζει το δίκτυο και προκαλεί απώλειες πακέτων.

Μέτρηση 2

Σε αυτήν τη μέτρηση ισχύει ό,τι και στην μέτρηση 1 , απλά το μόνο που αλλάζει είναι ο ρυθμός πλαισίων του δεύτερου βίντεο, που είναι ίσος με 20 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο. Τα αποτελέσματα που πήραμε παρουσιάζονται παρακάτω :

Πρώτος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση είναι ίσα με 6.98%

| Μέγιστη διέλευση: 5.874 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 703.9 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 3846 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 119.5 ms |

Σχήμα 5-65: Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ρυθμό πλαισίων 25 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο

Δεύτερος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα μετρήθηκαν ίσα με 3.12 %

| Μέγιστη διέλευση: 1.242 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 206.97 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 553 Kbps | Μέση καθυστέρηση: 75.3 ms |

Σχήμα 5-66: Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για ρυθμό πλαισίων 20 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο

Στην Μέτρηση 2 αλλάξαμε το fps του δευτέρου video αλλά απ’ ό,τι είδαμε τα αποτελέσματα δεν άλλαξαν αισθητά, παρά παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πριν.

Παρακάτω φαίνονται τα ποσοστά των χαμένων πακέτων σε συνάρτηση με το χρόνο, για καθένα από τους δύο δέκτες.

Σχήμα 5-67: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον πρώτο δέκτη και διάφορους ρυθμούς πλαισίων ανά δευτερόλεπτο

To “Sample 1” αναφέρεται στην πρώτη μέτρηση ενώ το “Sample 2” στην δεύτερη. Βλέπουμε ότι η αλλαγή του fps δεν άλλαξε κάτι σημαντικά στην πορεία των χαμένων πακέτων.

Σχήμα 5-68: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον δεύτερο δέκτη και διάφορους ρυθμούς πλαισίων ανά δευτερόλεπτο

Και για τον δεύτερο client παρατηρούμε ότι ανεξάρτητα του fps του video, τα ποσοστά χαμένων πακέτων παραμένουν σχεδόν σταθερά.

#### Δύο δέκτες με μεταβολή του video format, με FTP κίνηση

Στην μέτρηση αυτή έχουμε αλλάξει το format του δευτέρου video σε MJPEG. Ο ρυθμός πλαισίων ανά δευτερόλεπτο είναι 25 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο και για τα δύο βίντεο. Το πρώτο βίντεο έχει ρυθμό 4 Mbps και κωδικοποίηση MPEG-4, ενώ το βίντεο του δεύτερου δέκτη έχει ρυθμό 512 Κbps και κωδικοποίηση MJPEG. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω. Έχουμε και TCP κίνηση στο υπόβαθρό για να φορτίσουμε το δίκτυο ακόμη περισσότερο.

Πρώτος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα μετρήθηκαν ίσα με  7.19 %

| Μέγιστη διέλευση: 5.895 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 709.94 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 3838 Mbps | Μέση καθυστέρηση: 99.9 ms |

Σχήμα 5-69: Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για κωδικοποίηση MPEG-4

Παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά του δικτύου δεν αλλάζει πολύ. Μάλιστα τα ποσοστά χαμένων πακέτων αυξάνονται σε πολύ μικρό πάντως βαθμό.

Δεύτερος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα σε αυτήν την περίπτωση είναι ίσα με  3.09 %

| Μέγιστη διέλευση: 926.4 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 301.1 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 590 Kbps | Μέση καθυστέρηση: 73.7 ms |

Σχήμα 5-70: Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για κωδικοποίηση MJPEG

Και στον δεύτερο client τα ποσοστά χαμένων πακέτων είναι ίδια με την περίπτωση του MPEG-4 video. Στα ακόλουθα σχήματα παρατίθεται το γράφημα των χαμένων πακέτων σε συνάρτηση με το χρόνο, για τους δύο δέκτες.

Σχήμα 5-71: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον πρώτο δέκτη και διάφορα είδη κωδικοποίησης

To “Sample 1” αναφέρεται στην Μέτρηση 1 , 5.3.5.1, όπου και τα δύο βίντεο ήταν κωδικοποιημένα κατά MPEG-4. Όπως φαίνεται από το γράφημα, το ποσοστό χαμένων πακέτων είναι στα ίδια επίπεδα.

Σχήμα 5-72: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον δεύτερο δέκτη και διάφορα είδη κωδικοποίησης

Το ίδιο συμβαίνει και με τον δεύτερο client. Τα επίπεδα των χαμένων πακέτων είναι σχεδόν τα ίδια.

#### Δύο δέκτες με μεταβολή της κατανομής I-frames του video, με FTP κίνηση

Σε αυτήν την μέτρηση αλλάξαμε και για τα δύο video το μέγιστο διάστημα στο οποίο μπορεί να αναφέρεται ένα I frame. Με άλλα λόγια, αυξήσαμε τον αριθμό των I- frames. Αυτό κάνει πιο ανθεκτικό το video σε απώλειες, γιατί αν χαθεί κάποιο I- frame στο δίκτυο, τότε το επόμενο θα έρθει πιο γρήγορα και η ποιότητα της υπηρεσίας μας θα κυμανθεί σε καλύτερα επίπεδα. Ο πρώτος δέκτης λαμβάνει βίντεο ρυθμού 4 Mbps ενώ ο δεύτερος ρυθμού 512 Kbps. Και τα δύο βίντεο έχουν 25 πλαίσια το δευτερόλεπτο και είναι κωδικοποιημένα κατά MPEG-4. Και πάλι υπάρχει κίνηση TCP στο υπόβαθρο. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω.

Πρώτος δέκτης

Τα συνολικά χαμένα πακέτα ανήλθαν στο ποσοστό του 7.27 %

| Μέγιστη διέλευση: 5.885 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 753.3 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 3.831 mbps | Μέση καθυστέρηση: 102.01 ms |

Σχήμα 5-73: Διέλευση στον πρώτο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για διάκενο Ι πλαισίου 100 πλαίσια

Βλέπουμε ότι τα χαμένα πακέτα αυξάνονται σε μικρό βαθμό, αλλά δεν παρουσιάζουν δραστική αύξηση.

Δεύτερος δέκτης

Εδώ τα συνολικά χαμένα πακέτα είναι ίσα με  3.32%

| Μέγιστη διέλευση: 1.231 Mbps | Μέγιστη καθυστέρηση: 457.2 ms |
| --- | --- |
| Μέση διέλευση: 559.4 kbps | Μέση καθυστέρηση: 192.1 ms |

Σχήμα 5-74: Διέλευση στον δεύτερο δέκτη  και καθυστέρηση συναρτήσει του χρόνου για διάκενο Ι πλαισίου 100 πλαίσια

Εδώ ως προς τα χαμένα πακέτα τα πράγματα είναι περίπου τα ίδια. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η καθυστέρηση του video του δευτέρου client. Παρατηρούμε μία γραμμική αύξησή της με την πάροδο του χρόνου. Αυτό εξηγείται αν σκεφτούμε ότι η αύξηση του αριθμού των I-frames οδηγεί σε αύξηση του μέσου μεγέθους των frames του video. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον φόρτο του δικτύου και προκαλεί αυτήν την μορφή καθυστέρησης στο δεύτερο video.

Σχήμα 5-75: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον πρώτο δέκτη και διάφορα διάκενα I πλαισίων

To “Sample 1” αναφέρεται πάλι στην Μέτρηση 1, 5.3.5.1 όπου έχουμε ένα video με 4 Μbps και ένα με 512 Kbps χωρίς επιπλέον μετατροπές. Όπως βλέπουμε, τα ποσοστά χαμένων πακέτων και τώρα είναι λίγο μεγαλύτερα.

Σχήμα 5-76: Χαμένα πακέτα σε συνάρτηση με το χρόνο για τον δεύτερο δέκτη και διάφορα διάκενα I πλαισίων

Για τον δεύτερο client τα ποσοστά χαμένων πακέτων είναι στα ίδια επίπεδα, ανεξάρτητα με την κατανομή των I-frames.

# Γενικά Συμπεράσματα

## Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε μία ανασκόπηση των επιδόσεων του δικτύου υπό διαφορετικές συνθήκες φόρτισης. Τα συμπεράσματα που θα εξάγουμε βασίζονται στις παρατηρήσεις που κάναμε στο κεφάλαιο 5, όπου και διεξήχθησαν οι μετρήσεις.

Αρχικά θα δούμε πώς συμπεριφέρεται το δίκτυο ανάλογα με το περιεχόμενο του video που καλείται να μεταδώσει. Στις μετρήσεις μας χρησιμοποιήσαμε δύο είδη video, ένα με περιεχόμενο μία ταινία, και ένα με αθλητικό περιεχόμενο. Κάθε είδος συμπεριφέρθηκε διαφορετικά κατά την μετάδοσή του. Επίσης, θα περιγράψουμε τον τρόπο μεταβολής της ποιότητας του video όταν αλλάζουν διάφορες παραμέτρους του. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε την μεταβολή της ποιότητας όταν αλλάζει ο ρυθμός του video, τα πλαίσια ανά δευτερόλεπτο (frames per second, fps) και το format που χρησιμοποιείται. Μια τέτοια ανάλυση είναι πολύ χρήσιμη, καθώς μας δείχνει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της υπηρεσίας μας, αλλάζοντας κάποια από τα χαρακτηριστικά του video.

Τέλος, θα κάνουμε μια αναφορά στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται το πρωτόκολλο UDP όταν αλληλεπιδρά με άλλα πρωτόκολλα ή και με άλλες ροές UDP. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την συμπεριφορά του δικτύου όταν καλείται να μεταδώσει διάφορες υπηρεσίες, πράγμα που συμβαίνει κατά κόρον σήμερα.

## Επίδραση του περιεχομένου του video

Αυτό που παρατηρήθηκε όταν αλλάξαμε το περιεχόμενο του video από ταινία σε αθλητικό, ήταν η μικρή μείωση του ποσοστού των χαμένων πακέτων. Αυτό αρχικά φαίνεται παράδοξο, καθώς το video με αθλητικό περιεχόμενο απαιτεί σίγουρα περισσότερο bit rate απ’ ό,τι ένα video με περιεχόμενο ταινία. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά.

Το video με περιεχόμενο ταινία, αποτελείται κατά μεγάλο μέρος από αργές σκηνές. Αυτό είναι προφανές, αν σκεφτούμε ότι σε μία ταινία υπάρχουν σκηνές που περιέχουν διαλόγους μεταξύ των ηθοποιών, αργά πλάνα που περιγράφουν μία περιοχή ή ένα τοπίο και γενικότερα η κάμερα μετακινείται ως επί το πλείστον αργά. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες γρήγορες σκηνές, οι οποίες είναι όμως αρκετά λιγότερες. Οι αργές σκηνές χρειάζονται λιγότερο bit rate για να κωδικοποιηθούν. Αυτό έχει σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του MPEG-4. Επειδή βασίζεται πολύ στην συσχέτιση που παρουσιάζουν τα διαδοχικά πλαίσια του video, όταν μία σκηνή είναι αργή (και τα πλαίσιά της παρουσιάζουν συνεπώς μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους), τότε κωδικοποιείται με λίγο bit rate. Αντίθετα, οι γρήγορα μεταβαλλόμενες σκηνές, λόγω της μικρής συσχέτισης που παρουσιάζουν, χρειάζονται πολύ περισσότερο bit rate για να κωδικοποιηθούν. Το MPEG-4 εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός και ανακατανέμει το bit rate ανάλογα με τις ανάγκες του video. Έτσι, αφού στις αργές σκηνές διαθέτει λίγο bit rate, αυτό το διαθέτει σε πλεόνασμα στις γρήγορες σκηνές. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη διακύμανση στην τιμή του bit rate και πολλές φορές ξεφεύγει κατά πολύ από τον μέσο όρο του bit rate του video. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η ποιότητα του video. Αυτό το γεγονός όμως καταπονεί το δίκτυό μας. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει άνω όριο στο bit rate που μπορεί να μεταδοθεί από ένα ασύρματο δίκτυο (περίπου 6 Mbps),  η μεγάλη απόκλιση από την μέση τιμή επιφέρει αύξηση των απωλειών πακέτων κατά την μετάδοση του video.

Αυτό, παρόλα αυτά, δεν συμβαίνει όταν μεταδίδουμε video με αθλητικό περιεχόμενο. Η εξήγηση έχει πάλι να κάνει με την διακύμανση του bit rate. Σε ένα τέτοιο video, όλες σχεδόν οι σκηνές (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων), μεταβάλλονται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το MPEG-4 να είναι υποχρεωμένο να διαθέσει σε όλες το ίδιο υψηλό bit rate. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η διακύμανση του bit rate και η πλειονότητα των τιμών του βρίσκεται κοντά στην μέση τιμή. Δεν έχουμε μεγάλες υπερβάσεις λοιπόν οι οποίες να ξεπερνούν το όριο που μπορεί να μεταδώσει το δίκτυό μας. Έτσι τα χαμένα πακέτα μειώνονται σε αυτήν την περίπτωση.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι παρόλο που έχουμε λιγότερα χαμένα πακέτα στην περίπτωση του αθλητικού video, η συνολική ποιότητα της εικόνας δεν είναι ανώτερη. Αυτό οφείλεται στον αριθμό των πλαισίων τύπου I που υπάρχουν στο video. Επειδή έχουμε πολλές γρήγορες εναλλαγές σκηνών, έχουμε πολλά πλαίσια αναφοράς (Ι πλαίσια). Αν χαθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, τότε η ποιότητα του video χειροτερεύει τραγικά, έως ότου έρθει το επόμενο πλαίσιο I. Επειδή λοιπόν έχουμε περισσότερα πλαίσια τύπου I στο αθλητικό video, η απώλεια πακέτων (και συνεπώς πλαισίων), επιδρά περισσότερο στην ποιότητά του απ’ ό,τι στην περίπτωση της ταινίας.

## Επίδραση του ρυθμού μετάδοσης

Εδώ τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Όταν μεταβάλλουμε τον ρυθμό μετάδοσης του video, τότε αμέσως περιορίζουμε και το ποσοστό του χρόνου στον οποίο ο ρυθμός του video ξεπερνά τα όρια που μπορεί να υποστηρίξει το ασύρματο δίκτυο. Έτσι είναι λογικό να μειώνεται ο αριθμός των χαμένων πακέτων , αλλά και της καθυστέρησης που εισάγεται κατά την μετάδοση του video. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις μας. Σε όλα τα γραφήματα που εξάγαμε, το ποσοστό χαμένων πακέτων και η καθυστέρηση ελαττώνονται καθώς μειώνεται ο ρυθμός μετάδοσης του video. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταστήσουμε την υπηρεσία μας πιο  ανθεκτική και πιο ευέλικτη. Αν δηλαδή το δίκτυό μας είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, τότε μπορούμε να μειώσουμε τον ρυθμό μετάδοσης του video για να πετύχουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας. Αυτό βέβαια έχει το αντίτιμο της αντικειμενικής ελάττωσης της ποιότητας του video (αφού αυτό άλλωστε επιφέρει ο χαμηλός ρυθμός μετάδοσης), οπότε πρέπει να προσέξουμε και να μην ελαττώσουμε υπερβολικά τον ρυθμό μετάδοσης.

## Επίδραση του fps του video

Όταν ελαττώσαμε το fps του video στην περίπτωση που είχαμε μόνο ένα video στο δίκτυο, παρατηρήσαμε ότι μειώθηκε το ποσοστό των χαμένων πακέτων. Αυτό είναι λογικό, γιατί αφού ελαττώθηκαν τα πλαίσια του video που εκπέμπονται ανά δευτερόλεπτο, ελαττώνεται και η φόρτιση στην οποία πρέπει να υποβάλλουμε το δίκτυο, και έτσι δεν χάνονται πολλά πακέτα. Όταν ελαττώσαμε όμως το fps και μαζί με το video υπήρχε και TCP κίνηση, δεν παρατηρήσαμε σχηματικές διαφορές στις επιδόσεις του δικτύου. Αυτό είναι λίγο έως πολύ αναμενόμενο, αφού το περιθώριο που δημιουργείται από την ελάττωση του fps, το εκμεταλλεύεται η TCP ροή και αυξάνει το ρυθμό της. Έτσι, δεν ελαφραίνει ουσιαστικά η φόρτιση του δικτύου και γι΄ αυτό τα αποτελέσματα που παίρνουμε δεν αλλάζουν σημαντικά.

## Επίδραση του format του video

Όπως είδαμε, αλλάζοντας το format του video έχουμε αλλαγές στις επιδόσεις του δικτύου. Αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που κωδικοποιεί το video το κάθε format. Για το MPEG-4 μιλήσαμε παραπάνω και είδαμε ότι εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα χαρακτηριστικά του video και μεταβάλλει όσο το δυνατόν περισσότερο το bit rate του για να προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά της κάθε σκηνής. Δε συμβαίνει το ίδιο με τα άλλα ήδη format. Το MPEG-2 έχει μικρότερη προσαρμοστικότητα σε σχέση με το MPEG-4 και γι’ αυτό η απόκλισή του από την μέση τιμή του bit rate δεν είναι τόσο μεγάλη. Αυτό βοηθάει το δίκτυο και δεν το υποβάλλει σε μεγάλη φόρτιση. Γι’ αυτό και τα χαμένα πακέτα στην περίπτωση του MPEG-2 είναι λιγότερα απ’ ό,τι στο MPEG-4. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το MJPEG, το οποίο δεν έχει καμία τεχνική προσαρμογής στα χαρακτηριστικά του video. Δεν ανιχνεύει δηλαδή τις αλλαγές σκηνών και την ταχύτητά τους, ούτε επηρεάζεται από την συσχέτισή τους. Έτσι, το bit rate του είναι πολύ πιο ομαλό, και πλησιάζει πολύ στην μέση τιμή (με πολύ μικρές διακυμάνσεις). Έτσι έχουμε μικρά ποσοστά χαμένων πακέτων. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το MPEG-4 υστερεί έναντι των άλλων δύο format. Το αντίθετο συμβαίνει. Το MPEG-4 έχει ανώτερη ποιότητα σε σχέση με τα άλλα δύο format. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα και περισσότερα χαμένα πακέτα, λόγω της μεγάλης διακύμανσης του bit rate. Οπότε, το ποιο format θα χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από τις ανάγκες μας. Αν δε μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ποιότητα, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα μείνουμε όσο το δυνατόν πιο πιστοί στο ονομαστικό μέσο bit rate του video, τότε μία καλή λύση είναι το MJPEG. Αλλιώς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το MPEG-4, ιδίως σε χαμηλότερα bit rate όπου τα χαμένα πακέτα ελαττώνονται.

## Επίδραση του φορτίου του UDP

Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όσο ελαττώνεται το φορτίο του UDP, τόσο χειροτερεύουν οι επιδόσεις του δικτύου. Αυτό είναι απόλυτα λογικό: όταν ελαττώνεται το φορτίο του UDP, απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός πακέτων για να μεταφέρουν την ίδια πληροφορία. Με άλλα λόγια, το δίκτυο πρέπει να μεταδώσει περισσότερα πακέτα στον ίδιο χρόνο. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνει η φόρτιση του δικτύου, και συνεπώς να χειροτερεύουν οι επιδόσεις του. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για υποδεέστερες επιδόσεις, όταν το video μας πρέπει να περάσει μέσα από κάποιο δίκτυο που έχει μικρό MTU (Maximum Transfer Unit).

## Δικαιοσύνη του UDP

Όπως είδαμε και από τις μετρήσεις που διεξάγαμε, δεν υπήρξε καμία προσαρμογή της κίνησης ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούσαν στο δίκτυο. Το πρωτόκολλο UDP προσπαθούσε να μεταδώσει τα πακέτα του ανεξάρτητα με το μέγεθος της φόρτισης του δικτύου. Αυτό οφείλεται στην φιλοσοφία με την οποία είναι σχεδιασμένο το UDP, σύμφωνα με την οποία στερείται μηχανισμών επιβεβαίωσης και προσαρμογής κίνησης. Σε αντίθεση με το TCP, αν χαθεί κάποιο πακέτο το UDP δεν προσπαθεί να το αναμεταδώσει, ούτε μειώνει τον ρυθμό του για να εξασφαλίσει σίγουρη μετάδοση. Προσπαθεί να διατηρήσει τον ρυθμό μετάδοσής του σταθερό, αγνοώντας τι συνθήκες επικρατούν στο δίκτυο.

Αυτό έγινε πιο φανερό όταν μεταδώσαμε δύο video μέσα από το δίκτυο. Παρατηρήσαμε ότι εμφανίστηκαν απώλειες και στα δύο video, παρόλο που το δεύτερο είχε πολύ χαμηλό bit rate (512 Kbps) και δεν θα αντιμετώπιζε κανένα απολύτως  πρόβλημα αν το δίκτυο είχε λιγότερο φορτίο. Αλλά τώρα που υπάρχει και μια άλλη UDP ροή, το δίκτυο φορτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και προκύπτουν πολλές συγκρούσεις πακέτων. Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη μηχανισμού αναμετάδοσης για το UDP, προκαλεί την απώλεια πακέτων και για τις δύο ροές.

Κάτι ανάλογο έγινε και όταν προσθέσαμε κίνηση TCP στο δίκτυό μας, ενώ είχαμε μόνο μία ροή UDP. Το ποσοστό των χαμένων πακέτων αυξήθηκε και πάλι, γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη προσαρμοστικότητας από την πλευρά του UDP και κυρίως στην έλλειψη αναμεταδόσεων.

Αυτή η συμπεριφορά του UDP μπορεί να εμφανίζει τα παραπάνω «συμπτώματα» αλλά είναι απαραίτητη για την μετάδοση υπηρεσιών video και γενικά multimedia. Δεν είναι επιθυμητή η εισαγωγή καθυστέρησης , γεγονός που προκαλείται από τις επιβεβαιώσεις. Είναι προτιμότερο κάποιο πακέτο να χαθεί, παρά να έρθει καθυστερημένο και να αλλοιώσει την εικόνα που βλέπουμε στον client.

# Παράρτημα

Κώδικας προγράμματος υπολογισμού διέλευσης

use Tk;

use Tk::FileSelect;

use Tk::Dialog;

#use Tk::widgets qw/Tk::Adjuster Tk::FileSelect/;

$top = MainWindow->new();

$top->title("Thput Calc v.0.9");

$top->minsize(qw(610 320));

#$top->gridBbox(3,2);

#$button = $top->Button(text => 'Start',

#command => \&change_label);

#$button2 = $top->Button(text => 'Test');

#$button->pack();

#$button2->pack();

#

$my_infil="No input file selected";

$my_outfil="default_out.thp";

$flag=0;

$flag2=0;

$once_sel=0;	#Den exw epileksei arxeio input

#####File menu creation#####

# Proto frame gia to menubar

$menu_bar = $top->Frame()->pack(side => 'top',-fill=>'x');

#$menu_bar->grid (-row=>0,-column=>0,-sticky=>'ns');

#File menu button

$file_mb = $menu_bar->Menubutton(

-text => 'File',

-relief => 'raised',

-borderwidth => 2,

-underline=> 0,

)->pack(side => 'left',

padx => 2

);

# "Open.." menubutton

$file_mb->command(-label => 'Open..',

-accelerator => 'Meta+O',

-underline => 0,

-command => \&load_fil);

# "Save.." menubutton

$file_mb->command(-label => 'Save..',

-accelerator => 'Meta+S',

-underline => 0,

-command => \&save_fil);

# "Test scope" menubutton

$file_mb->command(-label => 'Test Scope',

accelerator => 'Meta+A',

underline => 5,

command => sub {print "b$back\n f$my_infil\n\n"});

$file_mb->separator();

#####End File menu#####

#####Help menu creation

#Help menu button

$help_mb = $menu_bar->Menubutton(

-text => 'Help',

-relief => 'raised',

-borderwidth => 2,

-underline=> 0,

)->pack(side => 'right',

padx => 2

);

# "Help" menusubbutton

$help_mb->command(-label => 'Help',

-accelerator => 'Meta+H',

-underline => 1,

-command => \&help_txt);

# "About" menusubbutton

$help_mb->command(-label => 'About',

#accelerator => 'Meta+A',

#underline => 5,

-command => \&about_box);

$help_mb->separator();

####End Help menu

#Deutero frame, megalo, katw apo to menubar

$frame2=$top->Frame()->pack(-side => 'top', -fill => 'x');

#Sub-frame2_1 gia string "Input file"

$frame2_1=$frame2->Frame()->pack(-side=>'left');

#afinw keno

$keno1=$frame2_1->Label(-text=>"")->pack(-fill=>'x');

$keno1=$frame2_1->Label(-text=>"Input file:")->pack();

#telos subframe1

#Sub-frame2_2 gia label box me onoma input arxeiou

$frame2_2=$frame2->Frame()->pack(-side=>'left',padx=>15);

#afinw keno

$keno2=$frame2_2->Label(-text=>"")->pack();

#$in_file="No input file chosen!";

$file_name = $frame2_2->Entry ('-width' => 60,)->pack('-side' => 'left');

$file_name->insert('end',"$my_infil");

#$file_name->bind('<KeyPress-Return>', \&search);

#my $search_pattern = $file_name->get();

#$search->bind('<KeyPress-Return>', \&search);

#telos subframe2_2

#Sub-frame2_3 gia button "load file"

$frame2_3=$frame2->Frame()->pack(-side=>'left');

#afinw keno

$keno2=$frame2_3->Label(-text=>"")->pack();

$load_button=$frame2_3->Button(-text=>"...",-command=> \&load_fil)->pack();

#telos subframe2_3

#Trito Frame Gia Onoma output arxeiou

$frame3=$top->Frame()->pack(-side => 'top', -fill => 'x');

#Sub-frame3_1 gia string "Output file name"

$frame3_1=$frame3->Frame()->pack(-side=>'left');

#afinw keno

$keno3=$frame3_1->Label(-text=>"")->pack(-fill=>'x');

$text3=$frame3_1->Label(-text=>"Output file:")->pack();

#telos subframe3_1

#Sub-frame3_2 gia label box me onoma out arxeiou

$frame3_2=$frame3->Frame()->pack(-side=>'left',padx=>15);

#afinw keno

$keno3=$frame3_2->Label(-text=>"")->pack();

$outfile_name = $frame3_2->Entry ('-width' => 60,)->pack('-side' => 'left');

$outfile_name->insert('end',"$my_outfil");

#telos subframe3_2

#Sub-frame3_3 gia button "save file"

$frame3_3=$frame3->Frame()->pack(-side=>'left');

#afinw keno

$keno2=$frame3_3->Label(-text=>"")->pack();

$save_button=$frame3_3->Button(-text=>"...",-command=> \&save_fil)->pack();

#telos subframe3_3

#####Frame gia Measurement interval

$frame7=$top->Frame()->pack(-side => 'top', -fill => 'x');

#Sub-frame7_1 gia string "Output file name"

$frame7_1=$frame7->Frame()->pack(-side=>'left');

#afinw keno

$keno7=$frame7_1->Label(-text=>"")->pack(-fill=>'x');

$text7=$frame7_1->Label(-text=>"Measurements interval:")->pack();

#telos subframe7_1

#Sub-frame7_2 gia entry box me onoma out arxeiou

$frame7_2=$frame7->Frame()->pack(-side=>'left',padx=>15);

#afinw keno

$keno7=$frame7_2->Label(-text=>"")->pack();

$win_val = $frame7_2->Entry ('-width' => 15,)->pack('-side' => 'left');

$win_val->insert('end',"$win");

#ananewsi tis $win wste na allazei o slider

$win_val->bind('<KeyPress-Return>', sub{ $win=$win_val->get()});

#telos subframe7_2

#Sub-frame7_3 gia string "msec"

$frame7_3=$frame7->Frame()->pack(-side=>'left');

#afinw keno

$keno3=$frame7_3->Label(-text=>"")->pack(-fill=>'x');

$text3=$frame7_3->Label(-text=>"msec")->pack();

#telos subframe7_3

######Telos measurements interval

####slider

$frame6=$top->Frame()->pack(-side => 'top', -fill => 'x');

$slider=$frame6->Scale(-orient => 'horizontal',

-from => 100, # From 0

-to => 10000, # To 500

-tickinterval =>500 ,

label => 'Measurements Interval (msec)',

font => '-adobe-helvetica-medium-r-normal' .

'--12-100-75-75-p-56-iso8859-1',

length => 600, # in pixels

variable => \$win, # global variable

command => sub {

$win_val->delete(0,100);

$win_val->insert('end',"$win"); # Change $win_val

}

)->pack(side => 'top',

fill => 'x');

#####end slider

#Tetarto Frame -Diaxoristiko

$frame4=$top->Frame(-background=>'red')->pack(-side => 'top', -fill => 'x');

$keno4=$frame4->Label(-width=>0,-height=>0,-background=>'black')->pack(-fill=>'x');

#telos 4ou frame

#5o frame gia apeikonisi mean troughput

$frame5=$top->Frame()->pack(-side => 'top', -fill => 'x');

#Sub-frame5_1 gia string "Mean throughput"

$frame5_1=$frame5->Frame()->pack(-side=>'left');

#afinw keno

$keno3=$frame5_1->Label(-text=>"")->pack(-fill=>'x');

$text3=$frame5_1->Label(-text=>"Mean throughput:")->pack();

#telos subframe5_1

#Sub-frame5_2 gia label box me timi throughput

###entry

$frame5_2=$frame5->Frame()->pack(-side=>'left',padx=>15);

#afinw keno

$keno3=$frame5_2->Label(-text=>"")->pack();

$thput_val = $frame5_2->Entry ('-width' => 25)->pack('-side' => 'left');

$thput_val->insert('end',"N/A");

###entry

#telos subframe5_2

#Sub-frame5_3 gia string "bps"

$frame5_3=$frame5->Frame()->pack(-side=>'left');

#afinw keno

$keno3=$frame5_3->Label(-text=>"")->pack(-fill=>'x');

$text3=$frame5_3->Label(-text=>"bps")->pack();

#telos subframe5_3

#Sub-frame5_4 gia Calculate button

$frame5_4=$frame5->Frame()->pack(-side=>'left');

#afinw keno

$keno3=$frame5_4->Label(-text=>"")->pack(-fill=>'x');

$thput_but=$frame5_4->Button(-text=>"Calculate!",-command=> sub {

if ($once_sel==0){

no_input();

}

else {

calc_thput();

}

}

)->pack(padx=>40);

#telos subframe5_4

MainLoop();

####SYNARTHSEIS####

#Fortoma arxeiou eisodou

sub load_fil {

if ($flag==0) {

$back=$my_infil;

}

$my_infil=$top->getOpenFile(-title => "Input File", -filetypes => [["Windump file", ".dmp"]]);

if (defined($my_infil) && $my_infil ne "")	{

$once_sel=1;	#dialeksa arxeio, ara den vgazw error box!

$flag=0;

$once_sel=1;

$file_name->delete(0,100);

$file_name->insert('end',"$my_infil");

}

else {

$flag=1;

$file_name->delete(0,100);

$file_name->insert('end',"$back");

}

}

#Arxeio gia save

sub save_fil {

if ($flag2==0) {

$back2=$my_outfil;

}

$my_outfil=$top->getSaveFile(-title => "Output File", -filetypes => [["Thput file", ".thp"]]);

if (defined($my_outfil) && $my_outfil ne "")	{

$flag2=0;

$outfile_name->delete(0,100);

$outfile_name->insert('end',"$my_outfil");

}

else {

$flag2=1;

$outfile_name->delete(0,100);

$outfile_name->insert('end',"$back2");

}

}

#ypologismos throughput!!!

sub calc_thput {

$sum=0;

$sum3=0;

$i2=0;

$mean_thput=0;

#$win=100;

$cnt=0;

$in_time=0;

$in_pk_size=0;

$win= $win_val->get() ;

$win2=$win/1000;

$my_infil = $file_name->get(); #diavazei kai to string (mporw na min treksw getOpenFile)?

$my_outfil= $outfile_name->get(); #OK.den xreiazetai to getSaveFile

open(IN, $my_infil);

open(out, ">$my_outfil");

loop1:

while(<IN>) {

@field = split(" ");

$in_length = $field[9]; #total packet length

#agnow ta udp paketa asxeta me streaming

if ($in_length<200) {

next loop1;

}

$in_time[$cnt] = $field[0];

$in_pk_size[$cnt] = $field[14];

$cnt++;

}

$lim = $#in_time;

for ($i=0; $i<=$lim; $i++) {

$sum3+=$in_pk_size[$i];

}

$i=0;

$i2=0;

$win_point=$in_time[0];

loop2:

while ($i<=$lim) {

while ( ($in_time[$i]-$win_point)<=$win2) {

$sum+=$in_pk_size[$i];

$i++;

if ($i>=$lim) {

next loop2;

}

}

$win_point=$in_time[$i];

$mean_thput=$sum*8/$win2;

$sum=0;

$i2++;

#$sum2+=$mean_thput;

$norm_time=$i2*$win2;

print out "$norm_time $mean_thput\n";

}

#$total_mean2=$sum2/$i2;

$total_mean=$sum3*8/($in_time[$lim]-$in_time[0]);

#$thput_val->configure(-text=>"$total_mean");#refresh input file frame

#refresh entry box gia throughput

$thput_val->delete(0,100);

$thput_val->insert('end',"$total_mean");

print "$total_mean $lim\n";

close IN;

close out;

#Aparaitito!!! Svinei ta index twn pinakwn.An den to valw,

#o megaliteros pinakas "ksexylwnei" to $# (last index) kai den doulevei swsta

for ($i=0;$i<=$lim;$i++) {

delete $in_time[$i];

}

for ($i=0;$i<=$#in_pk_size;$i++) {

delete $in_pk_size[$i];

}

}

#Provoli About Dialog Box

sub about_box {

#diavasma tou arxeiou about.txt

#u metavliti $_ krataei tin trexousa grammi!

$about_fil="about.txt";

open(about, $about_fil);

while (<about>) {

$about_txt=$about_txt."$_";

}

$about_box=$top->Dialog(-title=>"About Thput Calc",-text=>"$about_txt");

$my_about=$about_box->Show;

$about_txt="";	#katharismos tou about box(apofygi epikolisis)

}

#Provoli error box

sub no_input {

$error1_box=$top->Dialog(-text=>"You have to select an input file!");

$error1_box->bell();

$error1_show=$error1_box->Show;

}

Κώδικας προγράμματος υπολογισμού καθυστέρησης και χαμένων πακέτων

#!/usr/bin/perl

#Stable version 0.4g

#Display % packet loss

#Compute delay with window option (mean value sampling)

#Corrected window algorithm

#Good window value 100

$USAGE  = "\nUSAGE: trace_del.pl source_data dest_data window lost_pck_file delay_file\n";

#$USAGE .= "";

$arg_trfile  = $ARGV[0];

$arg_trfile2 = $ARGV[1]; #gia to deutero arxeio

$out_lost    = $ARGV[3];

$out_del     = $ARGV[4];

$#ARGV == 4 || die $USAGE;

$lost=0;

$flag=0;

#$i2=0;

$win=$ARGV[2];

$mean_del=0;

$chk1=0;

$chk2=0;

open(IN1, $arg_trfile) || die "Cannot open $arg_trfile\n";

open(IN2, $arg_trfile2) || die "Cannot open $arg_trfile2\n"; #anoigma deuterou arxeiou

open(lost, ">$out_lost");

open(del, ">$out_del");

loop1:

while(<IN1>) {

@field1   = split(" ");

$in_time1_    = $field1[0]; #xronos

#$in_time1    = substr($in_time1_,6);

$in_id1      = $field1[7]; #id

$in_length1   = $field1[9]; #total packet length

#agnow ta udp paketa asxeta me streaming

if ($in_length1<200) {

next loop1;

}

#krataw ton arxiko xrono gia src node

if ($chk1==0) {

$time_start1=$in_time1_;

$chk1++;

}

if ($flag==1) {

goto check;

}

loop2:

while (<IN2>) {

@field2 = split(" ");

$in_time2_    = $field2[0]; #xronos

#$in_time2    = substr($in_time2_,6);

$in_id2      = $field2[7]; #id

$in_length2   = $field2[9]; #total packet length

if ($in_length2<200) {

next loop2;

}

#krataw ton arxiko xrono gia dest node

if ($chk2==0) {

$time_start2=$in_time2_;

$chk2++;

}

check:

#den yfistatai alli periptosi, orizw to 1o arxeio na einai tou src node

#ara panta id1<id2 an xathei paketo

if ( $in_id1 < $in_id2) {

$lost++;

$flag=1;

$time_norm1[$j]=$in_time1_-$time_start1;

$lost_vec[$j]=$lost;

$j++;

next loop1;

}

$flag=0;

$time_norm1[$j]=$in_time1_-$time_start1;  #arithmisi j gia lost packets

$time_norm11[$k]=$in_time1_-$time_start1; #arithmisi k gia to delay

$time_norm2[$k]=$in_time2_-$time_start2;

$delay_vec[$k]=1000*($time_norm2[$k]-$time_norm11[$k]); #delay se msec

$lost_vec[$j]=$lost;

$j++;

$k++;

next loop1;

}

}

for ($i=0;$i<=$#time_norm1;$i++) {

#ypologismos se % morfi

$lost_pcent = $lost_vec[$i]/$#lost_vec*100;

print lost "$time_norm1[$i] $lost_pcent \n";

}

######

$lim = $#time_norm11;

$i2=0;

#to $win einai posa frames tha parei.gia 1 frame ->$win=1 (arxizw apo 0 ta frames)

for($i=0; $i<=($lim+1); $i+=$win) {	#me vima $win gia pio liga times

if ( $i>=$win ) {

$sum = 0;

for($j=$i-$win; $j<=$i-1; $j++) {

$sum += $delay_vec[$j];

}

$mean_delay=$sum/$win;

$sum2+=$mean_delay;	#test

$i2++;			#test

print del "$time_norm11[$i-1] $mean_delay\n";

}

}

######

for ($i=0; $i<=$lim; $i++) {

$sum3+=$delay_vec[$i];

}

$total_mean=$sum3/($lim+1);

$total_mean2=$sum2/$i2;

print "Mean delay: $total_mean ms\nTotal packet loss: $lost_pcent %\n";

Κώδικας προγράμματος στατιστικής επεξεργασίας video

#!/usr/bin/perl

use Math::BigFloat;

$USAGE  = "\nUSAGE: vidxstat4.pl win fps in_logfile Ratefrm_out Ifrm_out \n";

#$USAGE .= "";

#an den dwsw 3 orismata na min treksei

$#ARGV == 4 || die $USAGE;

$in_fil = $ARGV[2];

$out_fil   = $ARGV[3];

$out_fil2   = $ARGV[4];

$win= $ARGV[0];

$fps= $ARGV[1];

#$arg_trfile2= $ARGV[1]; #gia to deutero arxeio

open(IN, $in_fil)|| die $USAGE;

open(outf, ">$out_fil")|| die $USAGE;

open(outf2, ">$out_fil2")|| die $USAGE;

#parsing MPEG4 log file

#agnow tis 5 prwtes grammes

#Logiki: Enwnw frame seq. kai frame size me ena "_" anamesa tous

#Taksinomw tin lista ayti: @seqfram->@s_seqfram

#Meta xwrizw tin teliki lista kai typwnw se arxeio!

for ($i=0;$i<5;$i++) {

<IN>;

}

$j=0;	#arxikopoihsh index @frame

#morfi: seq.no_type(I/P/B)_size

while(<IN>) {

@field   = split(" ");

$seqfram[$j]=$field[0]."_".$field[2]."_".$field[3];  #mpinia!(afou de ginetai alliws...)

$j++;

}

#Taksinomisi kata frames seq

sub sortfram { $a <=> $b }

@s_seqfram = sort sortfram @seqfram;

#telos taksinomisis

#xwrisma kai typwma se arxeio

for ($j=0;$j<=$#s_seqfram;$j++) {

@field2 = split /_/ , $s_seqfram[$j];

$tsort_frm[$j]=$field2[2]*$fps;	#krataw ta timesorted frames se bits/s

print "$field2[1]\n";

#1->I frame :palmiki morfi grafmimatos

$fr_time=$field2[0]/$fps;

$fr_type=$field2[1];

if ( $fr_type eq "I" ) {

print outf2 "$fr_time 1\n"

}

else {

print outf2 "$fr_time 0\n"

}

}

#Taksinomisi frames se fthinon megethos

sub sortmax {

$b <=> $a;

}

@rsort_frm = sort sortmax @tsort_frm;

#telos taksinomisis

#Maximum

$max_frm=$rsort_frm[0];

#Mesi timi

$sum=0;

for ($i=0;$i<=$#rsort_frm;$i++) {

$sum=$sum+$rsort_frm[$i];

}

$mean_frm=$sum/($#rsort_frm+1);	#+1 giati to $# deixnei to last element index (0...n)->n+1

#Variance= 1/(n-1)* S(Xi-Xm)^2;

$var1=0;

for ($i=0;$i<=$#rsort_frm;$i++) {

$var1=$var1+(($rsort_frm[$i]-$mean_frm)**2);

}

$var=$var1/$#rsort_frm;	#einai n-1 afou (0..n)=>n->n-1

$p=$mean_frm/$max_frm;	#p=m/M

$N=($max_frm-$mean_frm)*$mean_frm/$var;

print "Narxiko: $N\n";

#truncation tou $N (apokopi dekadikwn psifiwn)

$f = Math::BigFloat->new($N);

#Elegxw posa psifia prin tin ypodiastoli tha kratisw me to round

if ( $f>100 ) {

$f->fround(3);

}

elsif ($f>10 ) {

$f->fround(2);

}

else {

$f->fround(1);

}

print "Nround: $f\n";

if ($f > $N) {

$N2=$f-1;

}

else {

$N2=$f;

}

$N2_="$N2";	#alliws den doulevei swsta

##end truncation

$R=$max_frm/$N2_;

#Output

print "Maximum rate: $max_frm bps \n"

."Mean rate: $mean_frm bps \n"

."Variance: $var bps \n"

."p: $p\n"

."N: $N2 stations\n"

."R: $R bps\n";

$lim = $#tsort_frm;

#to $win einai posa frames tha parei.gia 1 frame ->$win=1 (arxizw apo 0 ta frames)

for($i=0; $i<=($lim+1); $i+=$win) {	#me vima $win gia pio liga times

if ( $i>=$win ) {

$sum = 0;

for($j=$i-$win; $j<=$i-1; $j++) {

$sum += $tsort_frm[$j];

}

$mean_rate=$sum/$win;

$index_=$i-1;

$index_time=$index_/$fps;

print outf "$index_time $mean_rate\n";

}

}

Κώδικας MATLAB για στατιστική επεξεργασία video

function acor2(x,p)

close all;

a_all=dlmread(x);

a_fram=a_all(:,1);

a=a_all(:,2);

a_cor=xcorr(a,'coeff');

siz_a=size(a_cor);

dim=siz_a(1,1); %krataw ton arithmo deigmatwn

dim2=round(dim/2);

n=1:dim2;

cor_2=a_cor(dim2:dim);

cor2=log(cor_2);

%dlmwrite('cor_out.txt',cor2);

%size(n)

%size(cor2)

temp=polyfit(n',cor2,1)

figure;

plot(n,cor_2);

title('Video Autocorrelation graph');

xlabel('Samples');

ylabel('Autocorrelation coefficient');

b=-temp(1,1)

s=12*0.04/b

ti=12*0.04/(1-p)/b

sigma=12*0.04/p/b

figure;

plot(a_fram,a);

title('Video rate graph');

xlabel('Time (sec)');

ylabel('Rate (bps)');

Βιβλιογραφία

[1] Matthew S. Gast. 802.11 Wireless Networks, The definitive guide. O’Reilly

[2] James F. Kurose, Keith W. Ross. Computer Networking. Addison Wesley

[3] Στέφανος Κόλλιας. Επεξεργασία, Ανάλυση και Τεχνολογία Εικόνων – Βίντεο

# Text boxes

Samples

Video Autocorrelation graph

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Autocorrelation coefficient

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ