|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών |
| --- | --- |

Σχεδίαση και Μελέτη Επίδοσης Προσαρμοστικών Αλγορίθμων Ανάθεσης Πόρων σε Ασύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Τεχνολογίας IP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΚΑΡΥΩΤΗ

| Επιβλέπων : | Ιάκωβος Στ. Βενιέρης |
| --- | --- |
|  | Καθηγητής Ε.Μ.Π. |

Αθήνα, Ιούλιος 2004

|  | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
| --- | --- |
|  | ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
|  | ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ |

Σχεδίαση και Μελέτη Επίδοσης Προσαρμοστικών Αλγορίθμων Ανάθεσης Πόρων σε Ασύρματα Δίκτυα Πρόσβασης Τεχνολογίας IP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΚΑΡΥΩΤΗ

| Επιβλέπων : | Ιάκωβος Στ. Βενιέρης |
| --- | --- |
|  | Καθηγητής Ε.Μ.Π. |

Eγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 30η Ιουλίου 2004.

| ................................................... | ................................................. | ................................................. |
| --- | --- | --- |
| Ιάκωβος Στ. Βενιέρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Δήμητρα-Θεοδώρα Κακλαμάνη Επίκουρος Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. | Γεώργιος Στασινόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. |

Αθήνα, Ιούλιος 2004

...............................

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΚΑΡΥΩΤΗΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © – Βασίλειος Α. Καρυώτης, 2004

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.All rights reserved

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή  της παρούσας εργασίας, εξ’ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου  Πολυτεχνείου.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς τον Καθηγητή μου κύριο Ιάκωβο Βενιέρη, Καθηγητή Ε.Μ.Π., τη Διδάκτορα του Ε.Μ.Π. κυρία Ευγενία Νικολούζου και τον υπ.Διδάκτορα του Ε.Μ.Π. κύριο Πέτρο Σαμπατάκο για την πολύτιμη συμβολή τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας.

Αφιερωμένη στους γονείς μου, Αστέριο και Αρετή,

οι οποίοι μου συμπαραστάθηκαν ενεργά

σε όλα τα χρόνια της φοίτησής μου στο Ε.Μ.Π.

# Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	7

Κατάλογος Εικόνων	10

Κατάλογος Πινάκων	11

Κατάλογος Διαγραμμάτων	12

Περίληψη	13

Abstract	14

Κεφάλαιο 1	15

Εισαγωγή στο Περιβάλλον Ανάπτυξης	15

1.1. Εισαγωγή στα Νομαδικά Δίκτυα	15

1.1.1. Περιγραφή των Νομαδικών Δικτύων	15

1.1.2. Ψηφιακό Περιεχόμενο στα Νομαδικά Δίκτυα	16

1.1.3. Συσκευή Πελάτη Νομαδικού Δικτύου	17

1.1.3.1.	Οργάνωση Υλικού	18

1.1.3.2.	Οργάνωση Λογισμικού	18

1.1.3.3.	Περιφερειακά	19

1.2. Συσκευή με Αναπροσαρμογή Υλικού (Enamobile)	19

1.2.1. Αντιπρόσωποι Λογισμικού και Πράκτορες Υλικού	20

1.2.2. Οι Αντιπρόσωποι στο Enamorado	21

1.2.3. Επικοινωνία Μεταξύ των Αντιπροσώπων-OSGI	21

1.2.4. Αρχιτεκτονική Επαναπρογραμματισμού	22

1.3. Αρχιτεκτονική Δικτύου	24

1.3.1. Στοιχεία Δικτύου	24

1.3.1.1.	Δίκτυο Πρόσβασης	25

1.3.1.2.	Αλληλεπιδραστικός Εξυπηρετητής Πολυμέσων (IMS)	27

1.3.1.3.	Εξυπηρετητής Προσομοιώσεων(SS)	31

1.3.1.4.	Δίκτυο Υποδομής	31

1.3.2. Πρωτόκολλα και Διαεπαφές	33

1.3.3. Σενάρια και Υπηρεσίες	34

1.4. Περιβάλλον Παραγωγής Περιεχομένου	35

Κεφάλαιο 2	39

Προσαρμογή Περιεχομένου με RTP/RTCP	39

2.1. Εισαγωγή	39

2.2. RTP/RTCP Πρωτόκολλο	39

2.2.1. Ανάγκη εισαγωγής του RTP πρωτοκόλλου	39

2.2.2. Χαρακτηριστικά RTP πρωτοκόλλου	40

2.2.3. RTP πρωτόκολλο	41

2.2.3.1.	Λειτουργία του RTP	41

2.2.3.2.	Μορφή RTP πακέτου	41

2.2.3.3.	Μίκτες και Μεταφραστές	42

2.2.3.4.	Τύποι ωφέλιμου φορτίου	42

2.2.4. RTCP πρωτόκολλο	42

2.2.4.1.	Λειτουργία του RTCP	42

2.2.4.2.	Μορφές RTCP πακέτων	43

2.2.4.3.	Καθυστέρηση Συνολικής Διαδρομής	45

2.2.4.4.	Jitter μεταξύ διαδοχικών αφίξεων	46

2.2.4.5.	Απώλεια πακέτου	46

2.2.4.6.	Θέματα χρονισμού	46

2.2.4.7.	Δειγματοληψία ιδιότητας μέλους ομάδας	47

2.2.5. Επεκτάσεις του RTP για Low-BW links	48

2.2.6. Πολυπλεξία χρηστών και RTP	48

2.3. Προσαρμογή Περιεχομένου	49

2.3.1. Τεχνικές Προσαρμογής	49

2.3.2. Αλγόριθμος Άμεσης Ρύθμισης	51

2.3.3. Μοντέλο Ελέγχου Εργασίας	53

2.3.4. Δυναμικός Έλεγχος Ποιότητας Υπηρεσίας	55

Κεφάλαιο 3	59

Εξυπηρετητής Προσομοιώσεων (SS)	59

3.1. Θέση του Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων στην Αρχιτεκτονική του Enamorado	59

3.2. Αρχιτεκτονική του SS	60

3.2.1. Γενική Περιγραφή Λειτουργίας	60

3.2.2. Τα Λειτουργικά Τμήματα του SS	60

3.2.2.1.	Διαχειριστής Προφίλ	60

3.2.2.2.	Διαχειριστής Στατιστικών	61

3.2.2.3.	Μηχανή Προσομοίωσης	62

3.2.2.4.	Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι	63

3.2.2.5.	Γραφικό Περιβάλλον	63

3.2.3. OPNET	63

3.3. Αλληλεπιδράσεις του SS	65

3.3.1. Αλληλεπιδράσεις με το Δίκτυο	65

3.3.2. Αλληλεπιδράσεις με τον IMS	67

3.4. Προσομοιώσεις Μη-Πραγματικού Χρόνου	68

3.4.1. Τοπολογία Προσομοίωσης	69

3.4.2. Αυτο-μάθηση Μηχανής Προσομοίωσης	69

3.4.3. Ορισμός Σεναρίων	70

3.4.4. Δεδομένα Προσομοιώσεων	71

3.5. Προσαρμοστικός Αλγόριθμος	72

3.5.1. Μονάδα Λογικής Πυρήνα	72

3.5.2. Χαρακτηρισμός Αλγόριθμου Προσαρμογής	72

3.5.3. Αφαιρετική Σχεδίαση του Αλγόριθμου Επιλογής	74

3.5.3.1.	Στρατηγική Προσαρμογής Περιεχομένου	75

3.5.3.2.	Υποφορτωμένοι Αλγόριθμοι	76

3.5.3.3.	Φορτωμένοι Αλγόριθμοι	77

3.5.3.4.	Υπερφορτωμένοι Αλγόριθμοι	78

3.5.4. Συγκεκριμενοποίηση Αλγόριθμου Επιλογής	79

3.5.5. Ο Αλγόριθμος Επιλογής ως Αλγόριθμος Απόφασης	83

Κεφάλαιο 4	85

Αποτελέσματα Υλοποίησης	85

4.1. Δίκτυο Προσομοίωσης	85

4.1.1.	Τοπολογία Δικτύου Προσομοίωσης	85

4.1.2.	Διαθέσιμο Ψηφιακό Περιεχόμενο στο Δίκτυο Προσομοίωσης	88

4.1.3.	Προσομοιώσεις Μη-Πραγματικού Χρόνου	89

4.2. Χάρτης Προσομοίωσης	91

4.2.1.	Εξεταζόμενα Μεγέθη	91

4.2.2.	Σενάριο Προσομοίωσης	92

4.3. Διαγράμματα Αποτελεσμάτων	94

4.3.1. Προφίλ Κίνησης 1	94

4.3.2. Προφίλ Κίνησης 2	101

4.3.3. Κατώφλια Χαρακτηρισμού Κατάστασης	109

4.4. Τεκμηρίωση Αλγορίθμου	114

Κεφάλαιο 5	116

Συμπεράσματα	116

5.1. Οι Μηχανισμοί Προσαρμογής Δεδομένων στα Σύγχρονα Δίκτυα	116

5.2. Ιδέες για Περαιτέρω Μελέτη	116

5.3. Ένα Τελευταίο Σχόλιο	117

Βιβλιογραφία	119

# Κατάλογος Εικόνων

Εικόνα 1 - Το πακέτο του πράκτορα στο OSGI	22

Εικόνα 2 - Μονάδα Επεξεργασίας του Enamobile	24

Εικόνα 3 - Το περιβάλλον του Enamorado	25

Εικόνα 4 – Λειτουργική Οργάνωση του IMS	28

Εικόνα 5 -Περιβάλλον Παραγωγής Πολυμέσων	37

Εικόνα 6 - Υπολογισμός Καθυστέρησης Συνολικής Διαδρομής	46

Εικόνα 7 -Μηχανισμός Προσαρμογής βάση Πολιτικής	50

Εικόνα 8 – Καταστάσεις Αλγόριθμου Άμεσης Ρύθμισης	52

Εικόνα 9 - Γράφος Μοντέλου Ελέγχου Εργασιών	54

Εικόνα 10 - Αρχιτεκτονική Συστήματος Δυναμικού Ελέγχου του QoS	55

Εικόνα 11 – Αλγόριθμος Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσίας	58

Εικόνα 12 - Λειτουργική Οργάνωση του Enamorado	59

Εικόνα 13 -Δομή του Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων	61

Εικόνα 14 - Αλληλεπιδράσεις του Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων	68

Εικόνα 15 - Οι τρεις Καταστάσεις του Δικτύου	74

Εικόνα 16 - Στρατηγική Δέσμευσης Πόρων	77

Εικόνα 17 - Υπερφορτωμένς Αλγόριθμος Προσαρμογής Εγκατεστημένων Συνόδων	79

Εικόνα 18 - Καταστάσεις Δικτύου στον Αλγόριθμο Επιλογής	82

Εικόνα 19 - Τοπολογία Συστήματος Προσομοίωσης	86

Εικόνα 20 - Δίκτυο Προσομοίωσης	88

# Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1 - Συγκριτικά Στοιχεία Δικτύων Πρόσβασης	26

Πίνακας 2 - Στοίβα Πρωτοκόλλων του IMS	33

Πίνακας 3 - Στοίβα Πρωτοκόλλων Πελάτη GPRS	33

Πίνακας 4 - Στοίβα Πρωτοκόλλων Πελάτη UMTS	34

Πίνακας 5 - Στοίβα Πρωτοκόλλων Πελάτη WLAN	34

Πίνακας 6 - Μορφή του RTP πακέτου	41

Πίνακας 7 - Μορφή της Αναφοράς Αποστολέα	43

Πίνακας 8 - Μορφή της Αναφοράς του Παραλήπτη	44

Πίνακας 9 - Μορφή της Περιγραφής Πηγής	44

Πίνακας 10 - Μορφή πακέτου BYE	45

Πίνακας 11 - Μορφή πακέτου καθοριζόμενου από εφαρμογή	45

Πίνακας 12 - Αφαιρετική Περιγραφή Σεναρίων Μη-Πραγματικού Χρόνου	71

Πίνακας 13 - Μεταβλητές του Αλγόριθμου Επιλογής	80

Πίνακας 14 - Παράμετροι του Αλγόριθμου Επιλογής	80

Πίνακας 15 - Επιλεγόμενα Προφίλ Περιεχομένου	89

Πίνακας 16 - Αποτελέσματα Προσομοίωσης για το UMTS	90

Πίνακας 17 -Αποτελέσματα Προσομοίωσης για το WLAN	90

# Κατάλογος Διαγραμμάτων

Διάγραμμα 1 - Προφίλ Κίνησης 1	94

Διάγραμμα 2 –Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.1)	95

Διάγραμμα 3 - Διαθέσιμο Εύρος Ζώνης (Π.1)	96

Διάγραμμα 4 - Ποσοστό Απωλειών Πακέτου (Π.1)	97

Διάγραμμα 5 - Καθυστέρηση Πακέτου (Π.1)	97

Διάγραμμα 6 - Χρήστες στο Σύστημα (Π.1)	99

Διάγραμμα 7 - Κατανομή QoS για το Προφίλ 1	100

Διάγραμμα 8 - Αριθμός Χρηστών χωρίς τον Αλγόριθμο Επιλογής (Π.1)	100

Διάγραμμα 9 - Διαθέσιμο Εύρος Ζώνης χωρίς τον Αλγόριθμο Επιλογής (Π.1)	101

Διάγραμμα 10 - Προφίλ Κίνησης 2	102

Διάγραμμα 11 - Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.2)	103

Διάγραμμα 12 - Διαθέσιμο Εύρος Ζώνης (Π.2)	103

Διάγραμμα 13 – Ποστοσό Απωλειών Πακέτου (Π.2)	104

Διάγραμμα 14 - Καθυστέρηση Πακέτου (Π.2)	105

Διάγραμμα 15 - Χρήστες Συστήματος (Π.2)	106

Διάγραμμα 16 - Κατανομή QoS για το Προφίλ 2	107

Διάγραμμα 17 - Αριθμός Χρηστών χωρίς τον Αλγόριθμο Επιλογής (Π.2)	108

Διάγραμμα 18 - Διαθέσιμο Εύρος Ζώνης χωρίς τον Αλγόριθμο Επιλογής (Π.2)	108

Διάγραμμα 19 - Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.1) {w1=1,w2=8}	109

Διάγραμμα 20 - Κατανομή Επιπέδου QoS στο (Π.1) {w1=1, w2=8}	110

Διάγραμμα 21 - Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.1) {w1=4, w2=12}	110

Διάγραμμα 22 - Κατανομή Επιπέδου QoS στο (Π.1) {w1=4, w2=12}	111

Διάγραμμα 23 - Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.2) {w1=1, w2=8}	112

Διάγραμμα 24 - Κατανομή Επιπέδου QoS στο (Π.2) {w1=1, w2=8}	112

Διάγραμμα 25 - Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.2) {w1=4, w2=12}	113

Διάγραμμα 26 - Κατανομή Επιπέδου QoS στο (Π.1) {w1=4, w2=12}	113

# Περίληψη

Η τεχνολογία κινητών και ασύρματων επικοινωνιών έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα έχει αυξηθεί η ανάγκη για παράδοση περιεχομένου πολυμέσων μέσα από ετερογενή δίκτυα σε διαφορετικές πλατφόρμες, ενσύρματες ή ασύρματες. Η ανάγκη αυτή, έχει εν μέρει υποκινηθεί από το γεγονός ότι τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών μπορούν πλέον να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις ποιότητας που απαιτούνται για τη διοχέτευση ροών πολυμέσων (και μέχρι πρότινος υποστηρίζονταν μόνο από ενσύρματα δίκτυα), ενώ παράλληλα οι κινητές συσκευές μπορούν να προβάλλουν διαφορετικούς τύπους περιεχομένου ψηφιακών μέσων.

Η σύγκλιση των παραπάνω τεχνολογιών σε μια ενιαία αρχιτεκτονική αποτελεί διαρκή απαίτηση διαχειριστών δικτύων και πελατών, προκειμένου να εξασφαλισθεί παγκόσμια και αποδοτική υποστήριξη των αντίστοιχων τεχνολογιών. Η αρχιτεκτονική του Enamorado, που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της εργασίας, έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη.

Το Enamorado κινείται σε δύο βασικούς άξονες για την επίτευξη των ζητούμενων στόχων σε δίκτυα μεταφοράς ροών πολυμέσων πραγματικού χρόνου. Ο πρώτος είναι ο επαναπρογραμματισμός υλικού ή λογισμικού της συσκευής του πελάτη και ο δεύτερος η προσαρμογή του περιεχομένου με βάση τις δυνατότητες της συσκευής και της κατάστασης του δικτύου.

Ο επαναπρογραμματισμός υλικού ή λογισμικού επιτρέπει την απόζευξη της ανάπτυξης νέων κινητών συσκευών από τις εξελίξεις των νέων τύπων ψηφιακού περιεχομένου. Επιπλέον, μιας και είναι δυνατόν ο πελάτης να προσαρμόζει τη συσκευή του ανάλογα με τον τύπου του περιεχομένου που ζήτησε, το σύστημα μπορεί να επιλέξει τον καταλληλότερο τύπο περιεχομένου, με βάση όχι μόνο τις δυνατότητες της συσκευής και τις προτιμήσεις του χρήστη, αλλά και με βάση την κατάσταση του δικτύου, τον ρυθμό αφίξεων αιτήσεων και την επιβάρυνση του επαναπρογραμματισμού.

Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις, όπου επιζητείται η μεγιστοποίηση του αριθμού των πελατών, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται το επίπεδο  ποιότητας που θέτει ο χρήστης. Το Enamorado προτείνει μια αρχιτεκτονική για την ενσωμάτωση της λογικής ελέγχου του σε πραγματικά περιβάλλοντα δικτύου και για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Λέξεις Κλειδιά: προσαρμογή ασύρματης συσκευής, επαναπρογραμματισμός, μηχανισμοί προσαρμογής, αλγόριθμος επιλογής, προσαρμογή περιεχομένου.

# Abstract

Mobile and wireless communications technology has attained a great advance during the recent years. Unanimously, the need to deliver media content to a variety of mobile and wired devices through heterogeneous networks has increased a lot. This is instigated by the fact that wireless networks can now support the quality requirements of media streaming delivery (that until now, it was supported only by wire networks), while mobile devices are able to present a variety of media content.

The convergence of the above technologies in a unified architecture is strongly desired by network providers and clients, so as to support worldwide and optimal technology access support. The architecture of Enamorado, which is the main object of current work, covers the above need.

The Enamorado suggests two main guidelines in order to fulfill the required target in real time multimedia streaming networks. The first one is user’s device hardware or software reconfigurability and the second content adaptation, based on user’s platform potentials and current network state.

Hardware or software reconfiguration allows for decoupling the development of new mobile devices from the advances in new content formats. Moreover, since the client can adapt itself according to the format of the requested content, the system can take advantage of it in order to select the most appropriate content format in terms of not only the device limitations and the end-user preferences, but also the current network conditions, the request arrival rate and the reconfiguration overhead.

The last objective is particularly important in cases, where maximizing the number of admitted users, without though compromising the user’s quality standard, is the main demand. The Enamorado sets the field, for incorporating its control logic in commercially deployed networks and succeeding in the aforementioned goals.

Keywords: wireless device adaptation, reconfiguration, adaptation mechanisms, selection algorithm, content adaptation.

# Κεφάλαιο 1

# Εισαγωγή στο Περιβάλλον Ανάπτυξης

Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφεί η αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος, κάτω από το οποίο θα αναπτυχθούν οι μηχανισμοί προσαρμογής περιεχομένου. Η αρχιτεκτονική που θα παρουσιασθεί φιλοδοξεί να αποτελέσει στο μέλλον την τυπική επιλογή των τηλεπικοινωνιακών φορέων για την άμεση και αξιόπιστη ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης υπηρεσιών πολυμέσων νέας γενιάς.

Για να επιτύχει τον παραπάνω στόχο το περιβάλλον ανάπτυξης θα απαρτίζεται τόσο από εμπορικά κομμάτια, όσο και από μονάδες που θα αναπτυχθούν ειδικά για την υποστήριξη των μηχανισμών που επιτελούν την προσαρμογή του περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση θα αναφερθούν οι περιορισμοί και τα οφέλη που παρουσιάζονται από τις επιλογές που έγιναν.

## Εισαγωγή στα Νομαδικά Δίκτυα

Τα νομαδικά δίκτυα έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στη δημόσια ζωή, ενώ σταδιακά η εξάπλωσή τους  θα επεκταθεί και στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Η σημαντικότητά τους αυξάνει ραγδαία, τόσο για τον μη ειδικό, όσο και για το μηχανικό που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη σύγχρονων και χρηστικών εφαρμογών.

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και οι τύποι των νομαδικών δικτύων. Έμφαση θα δοθεί στα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των μηχανισμών προσαρμογής, ενώ θα σχολιασθούν και εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων επιλογών που έγιναν.

### Περιγραφή των Νομαδικών Δικτύων

Το κύριο χαρακτηριστικό των νομαδικών δικτύων είναι οι κινητοί χρήστες. Οι χρήστες αυτοί αποκτούν πρόσβαση στο ετερογενές δίκτυο μέσω διαφορετικών συσκευών. Η πρόσβασή τους μπορεί να γίνεται εν κινήσει ή αφού μετακινηθούν από μια περιοχή σε μια άλλη να ζητήσουν σταθερή πρόσβαση.

Το ετερογενές δίκτυο αποτελείται από επιμέρους διασυνδεδεμένα υποδίκτυα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ως τέτοια, μπορούν να θεωρηθούν το Διαδίκτυο (Internet), το νέο Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS) και τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area Networks, WLANs). Πρόκειται για διασύνδεση δικτύων με διαφορετικό προσανατολισμό, που λειτουργούν με διαφορετικά πρωτόκολλα. Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς πακέτων (δεδομένων πραγματικού χρόνου) ανάμεσά τους, αποτελεί ένα πραγματικά δύσκολο εγχείρημα.

Οι τερματικές συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιούν οι κινητοί χρήστες, περιλαμβάνουν όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, όπως κινητά τηλέφωνα 2ης γενιάς (2G mobile phones), ψηφιακούς προσωπικούς βοηθούς (Personal Digital Assistants, PDAs) και φορητούς προσωπικούς υπολογιστές (laptops). Επίσης το νομαδικό δίκτυο οφείλει να περιλαμβάνει και μελλοντικές τερματικές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα 3ης γενιάς και πέρα. Βέβαια, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και πιθανά μελλοντικά τερματικά τα οποία θα συνδυάζουν τις δυνατότητες προσωπικών φορητών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.

Η κινητικότητα των χρηστών είναι διττή. Από τη μια σκοπιά οι χρήστες επιζητούν ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να υποστηριχθούν μόνο από σταθερά δίκτυα, όπως το ATM, οι οπτικές ίνες και τα δίκτυα Ethernet. Σε αυτή την περίπτωση η κινητικότητα έχει την έννοια ότι οι χρήστες μετακινούνται από το ένα σημείο στο άλλο, χωρίς να απαιτούν σύνδεση κατά τη μετακίνηση. Εκείνο που απαιτούν είναι μετά τη μετακίνηση τους, να συνδέσουν τον ίδιο τερματικό εξοπλισμό τους (laptop, PDA) και να έχουν την ίδιες υπηρεσίες (όχι αναγκαστικά ως ποιότητα υπηρεσίας). Το ίδιο μπορεί να απαιτηθεί και με διαφορετική συσκευή. Δηλαδή, μετά τη μετακίνηση, ο χρήστης χρησιμοποιεί μια διαφορετική συσκευή για να αποκτήσει πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Και εδώ βέβαια, η ποιότητα υπηρεσίας μπορεί να διαφέρει. Το είδος όμως των υπηρεσιών παραμένει σταθερό.

Στη δεύτερη περίπτωση, η κινητικότητα εννοείται με παροχή υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κατά τη διάρκεια της κίνησης ο χρήστης απαιτεί τη διαρκή υποστήριξη των υπηρεσιών στις οποίες είναι εγγεγραμμένος. Η κίνηση σε αστικό η μη περιβάλλον επηρεάζει την ποιότητα της εκάστοτε ζεύξης, οπότε και εδώ δεν αναμένεται υποχρεωτικά η ίδια ποιότητα υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή για τις εφαρμογές.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που συμβαίνει είναι η υποστήριξη από τη μεριά του πάροχου του δικτύου όλου του φάσματος υπηρεσιών που επιλέγει ο χρήστης, με διαφορετική ποιότητα υπηρεσίας ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Οι μηχανισμοί προσαρμογής που θα μελετηθούν, αποσκοπούν στην ικανοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χρηστών, με την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσίας. Ουσιαστικά, επιλέγουν το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας που απαιτείται για να ικανοποιηθεί ο χρήστης, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.

Στο δίκτυο που θα μελετηθεί στην παρούσα εργασία έχει δοθεί το όνομα Enamorado. Αποτελεί τη διασύνδεση τεσσάρων επιμέρους δικτύων, τα είδη και τα χαρακτηριστικά των οποίων, θα μελετηθούν σε επόμενα κεφάλαια. Επιπρόσθετα θα εξηγηθεί η λειτουργία και η χρησιμότητα των μηχανισμών προσαρμογής περιεχομένου μέσα στην αρχιτεκτονική του Enamorado, ώστε να διαφανεί η σημασία τέτοιων μηχανισμών στα μελλοντικά νομαδικά δίκτυα.

### Ψηφιακό Περιεχόμενο στα Νομαδικά Δίκτυα

Το περιεχόμενο που συνήθως μετακινείται διαμέσου νομαδικών δικτύων, αφορά σε πολυμέσα νέας γενιάς. Πρόκειται για κίνηση πραγματικού χρόνου σε ψηφιακή μορφή, όπως εικόνα και ήχος από γεγονότα που διαδραματίζονται τη στιγμή της μετάδοσης. Τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να εμπλουτισθεί με επιπρόσθετη πληροφορία (metadata), όπως για παράδειγμα στατιστικά στοιχεία στην περίπτωση αθλητικού γεγονότος ή ιστορικά στοιχεία στην περίπτωση μετάδοσης ενός γεγονότος επικαιρότητας. Αυτό το είδος κίνησης αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πρόκληση για ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, μιας και απαιτεί αρκετό εύρος ζώνης.

Η κατάσταση γίνεται ακόμα δυσκολότερη, αν σκεφθεί κανείς ότι το κύριο είδος υπηρεσίας είναι η εκπομπή (broadcast) και η πολλαπλή διανομή (multicast). Περιεχόμενο που διαδραματίζεται σε πραγματικό χρόνο, συνήθως απαιτείται να παραδοθεί σε περισσότερους από ένα πελάτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας.  Εκτός της υψηλής ποιότητας εικόνας, με τις επιπρόσθετες πληροφορίες (αργές φάσεις, στατιστικά) που πρέπει να μεταδοθεί (και άρα το υψηλό εύρος ζώνης για κάθε σύνοδο με ένα συμμετέχοντα), το περιεχόμενο πρέπει να φθάσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι συνήθως ανέρχονται σε υψηλά νούμερα.

Η διανομή του περιεχομένου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος ονομάζεται μοντέλο έλξης (pull model) και ο δεύτερος, μοντέλο ώθησης (push model). Στο πρώτο μοντέλο ένας χρήστης περιηγείται (μέσω κάποιας διεπαφής Διαδικτύου) σε ένα κατάλογο με το διαθέσιμο περιεχόμενο και επιλέγει εκείνη την υπηρεσία που επιθυμεί. Συνήθως πρόκειται για προεπεξεργασμένο υλικό που ο πελάτης επιλέγει. Η μετάδοση αρχίζει (αν είναι εφικτή) με την αίτηση του πελάτη. Βέβαια, ταυτόχρονα γίνονται και οι διαδικασίες πιστοποίησης, και χρέωσης του πελάτη.

Αντίθετα στο δεύτερο μοντέλο, ο πελάτης έχει εγγραφεί εκ των προτέρων σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες (βάση συμφωνίας για το περιεχόμενο που περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες) και οποτεδήποτε δημιουργείται νέο υλικό που εμπίπτει στην αντίστοιχη κατηγορία, στέλνεται το κατάλληλο περιεχόμενο στον εγγεγραμμένο χρήστη, χωρίς τη διαμεσολάβησή του για την εκκίνηση της διαδικασίας.

Το περιεχόμενο προσαρμόζεται ανάλογα με το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας που μπορεί να διατεθεί στον χρήστη. Η προσαρμογή γίνεται με την αλλαγή της κωδικοποίησης με βάση την οποία αποστέλλεται το περιεχόμενο μέσα στο δίκτυο. Αυτό συνεπάγεται ότι ο χρήστης διαθέτει κατάλληλη τερματική συσκευή που επιτρέπει την αλλαγή (σε λογισμικό ή υλικό επίπεδο) του αποκωδικοποιητή που χρησιμοποιεί.

### Συσκευή Πελάτη Νομαδικού Δικτύου

Η ανάπτυξη των τερματικών συσκευών που έχουν παρουσιασθεί μέχρι τώρα υπήρξε ραγδαία, οδηγώντας σε συσκευές με αρκετές δυνατότητες και διευκολύνσεις. Ωστόσο κοινό χαρακτηριστικό αποτέλεσε το γεγονός ότι οι δυνατότητες των συσκευών δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Η κυκλωματική σχεδίαση παραμένει αμετάβλητη, ενώ στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να αλλάξει τμήμα του λογισμικού (firmware αναβαθμίσεις). Επιπρόσθετα το προσαρμοζόμενο λογισμικό, συνήθως, δεν αφορά σε επιπλέον τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες, αλλά περισσότερο σε εφαρμογές χρήστη.

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Enamorado, φιλοδοξεί να αλλάξει το σκηνικό. Η καινοτομία που επιχειρεί να εισάγει είναι η δυναμική αναπροσαρμογή του υλικού της τερματικής συσκευής, ακόμα και κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσίας, προκειμένου η συσκευή να προσαρμοσθεί καλύτερα στις τρέχουσες τηλεπικοινωνιακές συνθήκες.

Η τεχνολογία αναπροσαρμογής υλικού (hardware reconfigurability) έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αντιμετωπισθεί το υψηλό κόστος κατασκευής εξειδικευμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί σε ευρεία κλίμακα είναι αυτή των προγραμματιζόμενων διατάξεων πυλών (Field Programmable Gate Arrays, FPGAs).

Η χρήση τεχνολογίας FPGA σε τερματικές συσκευές νομαδικών δικτύων, επιτρέπει την κλασσική ευελιξία του λογισμικού, αλλά με τη λειτουργική ταχύτητα του υλικού. Η χρήση τέτοιων διατάξεων επιτρέπει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, όπου η χρήση αναπροσαρμογής λογισμικού διαδραματίζει κυρίαρχο λόγο. Όπως οι σημερινές ροές πολυμέσων δεν μπορούν να λειτουργήσουν με υπολογιστικά συστήματα περασμένων γενεών, έτσι και τα μελλοντικά πολυμέσα θα χρειάζονται περισσότερους υπολογιστικούς πόρους από αυτούς που διαθέτουν οι σημερινές η άμεσα μελλοντικές συσκευές. Η αναπροσαρμογή υλικού θα βοηθήσει στην εξεύρεση νέων υπολογιστικών πόρων (μέσω νέων, πιο συμπυκνωμένων σχεδιάσεων υλικού), προσφέροντας διαρκή συμβατότητα της πλατφόρμας με το περιεχόμενο. Δηλαδή, οι τεχνολογίες αναπροσαρμογής υλικού, προσφέρουν προσαρμογή της πλατφόρμας στις απαιτήσεις του περιεχομένου.

Στην αγορά υπάρχουν αρκετές μεταφέρσιμες συσκευές, διαφόρων τύπων, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα PDA, και οι συσκευές τύπου προσωπικού υπολογιστή πινακίδας (TabletPC). Κύρια τάση όλων των κατηγοριών είναι η σύγκλιση των δυνατοτήτων που προσφέρουν, προκειμένου να διεισδύσουν βαθύτερα στην αγορά. Ακολούθως δίνεται η αρχιτεκτονική μιας σημερινής δικτυακής συσκευής πολυμέσων. Στη συνέχεια θα την επεκτείνουμε ώστε να καλύψει τις ανάγκες αναπροσαρμογής της σχεδιαζόμενης αρχιτεκτονικής.

#### Οργάνωση Υλικού

Οι συσκευές που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα για χρήση σε υπάρχοντα νομαδικά δίκτυα, χαρακτηρίζονται από το κοινό χαρακτηριστικό της μεταφερσιμότητας (portability). Κύριο μέλημα των κατασκευαστών είναι η συσκευή να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και με σχετικά υψηλή αυτονομία, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη σχεδίαση του υλικού τους.

Το σημαντικότερο κομμάτι μιας σχεδίασης υλικού είναι ο επεξεργαστής. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι μικροεπεξεργαστών για κινητές συσκευές είναι ο 68328 Dragonball της Motorola, οι SH-3 και SH-4 των 32-bit τεχνολογίας RISC της Hitachi, οι  VR4101 και VR4300 της NEC, ο SA1100 StrongArm της Intel, ο ARM 710 RISC, ο Intel XscalePX250, και ο Phillips TwoChipHCG.

Οι παραπάνω επεξεργαστές χρησιμοποιούνται από αρκετούς κατασκευαστές εμπορικών συσκευών, μεταξύ των οποίων η SONY, η HP, η Hitachi, η Casio, η IBM, η Psion, η Fujitsu, η Siemens,η Compaq και η Sharp.

Η ενσωματωμένη μνήμη των περισσότερων κινητών συσκευών τύπου PDA κυμαίνεται μεταξύ 2MB-64MB. Η μνήμη αυτή είναι αρκετή για τη διατήρηση ευρετηρίου διευθύνσεων και τηλεφώνων, για ημερολόγιο, κράτηση σημειώσεων και αποθήκευση προγραμμάτων. Επειδή μπορεί να χρειαστεί πρόσθετη μνήμη, για το κατέβασμα μεγαλύτερων αρχείων (video, audio, photo, αυτή μπορεί να προστεθεί μέσω ειδικών καρτών μνήμης (memory sticks, flash).

Οι μπαταρίες των συσκευών καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία τους (ίσως πιο σημαντική σε αυτό το σημείο είναι η σχεδίαση υλικού σε επίπεδο transistor). Oι τύποι μπαταρίας που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι: οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες, οι απλές επαναφορτιζόμενες και οι απλές αλκαλικές. Στα νομαδικά δίκτυα έχουν επικρατήσει οι συσκευές με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ορισμένου αριθμού κύκλων επαναφόρτισης. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη, αλλά έχει μια διάρκεια ζωής, μερικών συνήθως ετών. Ένα αρκετά επιθυμητό χαρακτηριστικό που συνήθως συναντάται σε τέτοιες συσκευές είναι η κανονική λειτουργία κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης.

#### Οργάνωση Λογισμικού

Η οργάνωση του λογισμικού δομείται πάνω στη συγκεκριμένη οργάνωση υλικού και περιλαμβάνει δύο υποστρώματα, του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών. Στο αμέσως ανώτερο στρώμα του υλικού βρίσκεται το λειτουργικό.  Υπάρχει μεγάλη ποικιλία λειτουργικών συστημάτων διαθέσιμων για ενσωματωμένα συστήματα όπως είναι τα κινητά τερματικά, γιατί όλοι σχεδόν οι κατασκευαστές έχουν να προτείνουν τη δική τους εκδοχή.

Τα επικρατέστερα λειτουργικά είναι το Palm OS, Microsoft Windows CE και το Symbian OS. Τα δύο πρώτα απαντώνται συχνότερα σε συσκευές τύπου PDA, ενώ το τρίτο σε κινητά τηλέφωνα κυψελωτών συστημάτων. Σημαντικό έδαφος έχουν αρχίσει να κερδίζουν και τα λειτουργικά που βασίζονται στο Linux.

Για την υποστήριξη εφαρμογών γενικού σκοπού, έχει επιλεχθεί από τους περισσότερους κατασκευαστές η πλατφόρμα της Java. Το περιβάλλον εκτέλεσης της Java, JRE έχει σχεδιασθεί για την εκτέλεση εφαρμογών Java σε συσκευές PDA, PC και κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα με τη χρήση της Java Micro Edition (J2ME) μπορούν να γίνουν αρκετές βελτιστοποιήσεις στην ανάπτυξη APIs υποστήριξης εφαρμογών. Ωστόσο, ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτής της πλατφόρμας είναι η εξάρτηση από το υποκείμενο υλικό της συσκευής.

#### Περιφερειακά

Στα περιφερειακά μιας τυπικής συσκευής νομαδικού δικτύου περιλαμβάνονται οι επιπρόσθετες δυνατότητες διεπαφής με το χρήστη και επικοινωνίας με άλλα τμήματα του δικτύου. Επίσης περιλαμβάνονται δυνατότητες εισόδου/εξόδου και πολυμέσων.

Βασικότερο χαρακτηριστικό είναι μια οθόνη εξόδου. Συνήθως πρόκειται για οθόνη LCD με υποστήριξη χρώματος και μέγεθος 96(64 ως 1024(786, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Η ενεργός επιφάνεια της οθόνης είναι 3.3-6.9in2 για τα PDA και 8.9-10.4in2 για τα TabletPC. Οι περισσότερες είναι τύπου ενεργού πίνακα (τεχνολογίας TFT), κατά την οποία είναι ορατές και υπό γωνία, ενώ ορισμένες είναι τύπου παθητικού πίνακα και άρα ορατές μόνο κάθετα. Οι συνθήκες όρασης της οθόνης μεταβάλλονται ανάλογα και το φωτισμό του περιβάλλοντος, στον οποίο γίνεται η χρήση.

Άλλη δυνατότητα εξόδου είναι ο ήχος. Μπορεί να είναι μονοφωνικός ή στερεοφωνικός. Επίσης μπορεί να παράγεται από ενσωματωμένο ή ειδικά προσανατολισμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα.

Στις δυνατότητες εισόδου, περιλαμβάνονται κυρίως τα πληκτρολόγια. Πρόκειται για μικρά ενσωματωμένα, αν και συχνά διατίθενται και εξωτερικά για περισσότερη διευκόλυνση. Συνηθισμένη είναι πλέον και η χρήση οθονών αφής (touch screen) ειδικά σε συσκευές τύπου PDA. Τέλος είναι δυνατόν να παρέχεται είσοδος ήχου.

## Συσκευή με Αναπροσαρμογή Υλικού (Enamobile)

Στο περιβάλλον του Enamorado, καθορίζουμε ένα νέο τύπο συσκευής χρήστη που επεκτείνει την τυπική συσκευή νομαδικού δικτύου που παρουσιάσθηκε παραπάνω. Ο νέος τύπος συσκευής ονομάζεται Enamobile, υποδηλώνοντας το κύριο χαρακτηριστικό μιας συσκευής σύγχρονου δικτύου, τη φορητότητα.

Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό του Enamobile είναι η αναπροσαρμογή υλικού. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγοριοποιήσεις της τεχνολογίας αναπροσαρμογής υλικού. Η πλήρως αναπροσαρμοζόμενη και η μερική αναδιάταξη του υλικού. Επίσης η μερική αναπροσαρμογή μπορεί να γίνει στατικά (όταν η συσκευή δεν παρέχει υπηρεσίες) ή δυναμικά, κατά τη διάρκεια της οποίας το κομμάτι λογικής της συσκευής που δεν αλλάζει συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Η λογική των μηχανισμών προσαρμογής που θα περιγραφούν παρακάτω επιβάλει την εν λειτουργία αναπροσαρμογή του υλικού της συσκευής του πελάτη.  Προκειμένου ο χρήστης να μην παρατηρήσει οποιαδήποτε αλλαγή κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, είναι αναγκαίο η αναπροσαρμογή να έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια. Για το λόγο αυτό επιλέγεται δυναμική μερική αναπροσαρμογή υλικού (και πιθανότατα λογισμικού) για τη συσκευή Enamobile.

Η πιο ανεπτυγμένη (εμπορικά) τεχνολογία αναπροσαρμογής λογισμικού αυτή τη στιγμή είναι η τεχνολογία FPGA. Έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για την ανάπτυξη DSPs και άλλων εξειδικευμένων επεξεργαστικών μονάδων. Αυτή η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί και για την αναπροσαρμογή υλικού του Enamobile. Υπάρχουν αρκετοί κατασκευαστές που υποστηρίζουν την τεχνολογία FPGA. Ανάμεσα στους πιο σημαντικούς είναι η Xilinx, η Atmel, η Altera, η Lattice και Actel. Με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε πλατφόρμας που υποστηρίζει η κάθε εταιρία, τα οποία αναφέρονται στα ‎[1] και ‎[5] , οι Xilinx και  Atmel, μπορούν να προσφέρουν δυναμική, μερική αναπροσαρμογή. Για αρχιτεκτονικούς λόγους η καλύτερη επιλογή για δυναμική, μερική αναπροσαρμογή είναι τελικά η πλατφόρμα Virtex-II της Xilinx. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι η αναπροσαρμογή γίνεται κατά μεγάλα μπλοκ, κάτι που επιτρέπει την αφαιρετική σχεδίαση της αναπροσαρμογής σε λειτουργικές μονάδες και όχι κατά συγκεκριμένες συναρτήσεις και πύλες. Η πλατφόρμα Virtex-II παρέχει και πολλές ευκολίες εισόδου/εξόδου και κρυπτογράφησης, κάτι που την καθιστά ακόμα περισσότερο ελκυστική.

### Αντιπρόσωποι Λογισμικού και Πράκτορες Υλικού

Ο όρος αντιπρόσωπος (agent) στην πληροφορική περιγράφει αρκετές διαφορετικές οντότητες. Οι μηχανισμοί προσαρμογής, επιβάλλουν ώστε ο χρήστης να κατεβάζει από το δίκτυο κομμάτια λογικής ελέγχου, με βάση τα οποία γίνεται η αναπροσαρμογή του υλικού της συσκευής του. Το κομμάτι λογικής που κατεβάζει ο χρήστης από το δίκτυο ονομάζεται codec και προσαρμόζει την τερματική συσκευή στο είδος του περιεχομένου που λαμβάνει από το δίκτυο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα Κινητό Αντιπρόσωπο (Mobile Agent), ο οποίος μεταναστεύει στη συσκευή χρήστη και αναλαμβάνει την προσαρμογή της. Η μόνη διαφορά των αντιπροσώπων του Enamorado σε σχέση με τη συνηθισμένη χρήση τους σε περιβάλλοντα κατανεμημένης επεξεργασίας, είναι ότι λειτουργούν με βάση το περιεχόμενο και  όχι τα γεγονότα.

Πιο συγκεκριμένα το codec, υλοποιεί ένα καινούργιο αποκωδικοποιητή, με τον οποίο θα γίνει αποκωδικοποίηση του περιεχομένου που στέλνεται από το δίκτυο. Έτσι αν η αρχική μορφή του περιεχομένου είναι MPEG-4 και πρόκειται να γίνει H.263, πρέπει να αλλάξει και ο αποκωδικοποιητής της ροής από MPEG-4 σε H.263.

Οι Κινητοί Αντιπρόσωποι, γενικά μπορεί να είναι λογισμικού ή υλικού, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν.  Στο Enamorado, η ανάγκη αναπροσαρμογής με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να γίνεται αντιληπτή από το χρήστη επιβάλλει τη χρήση αντιπροσώπων υλικού και όχι λογισμικού (στο λειτουργικό επίπεδο). Η μόνη επίδραση του λογισμικού, αφορά στα στάδια λήψης, αποθήκευσης και ενεργοποίησης του αντιπρόσωπου υλικού.

Γενικά, από την αρχιτεκτονική του νομαδικού δικτύου που υποστηρίζει αναδιάταξη υλικού, απαιτείται ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη, επιλογή, κατέβασμα και ενεργοποίηση των πρακτόρων. Με βάση το ίδιο πλαίσιο θα πρέπει οι αντιπρόσωποι να μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους μηνύματα. Τέλος, θα πρέπει να υποστηρίζεται η ορθή παράδοση των κατάλληλων codec, στις συσκευές των πελατών, ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες κίνησης του δικτύου. Το πλαίσιο για τις παραπάνω απαιτήσεις επιλέχθηκε να είναι το OSGI. Περισσότερες λεπτομέρειες για το OSGI δίνονται στην παράγραφο ‎1.2.3.

### Οι Αντιπρόσωποι στο Enamorado

Οι αντιπρόσωποι στο Enamorado συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά των αντιπροσώπων υλικού που περιγράφηκαν παραπάνω. Ακριβέστερα ο όρος «αντιπρόσωπος» στο περιβάλλον του Enamorado περιγράφει ένα κομμάτι κινητού κώδικα, το οποίο μπορεί να μεταναστεύσει σε μια απομακρυσμένη πλατφόρμα για να μπορεί να κωδικοποιεί, να αποκωδικοποιεί και να αλλάζει την κωδικοποίηση ενός συγκεκριμένου τύπου πολυμέσων.

Μια σημαντική λεπτομέρεια, αφορά στη λειτουργία του αντιπροσώπου σε σχέση με το ολικό περιεχόμενο. Ένας αντιπρόσωπος μπορεί μόνος του να υλοποιεί ένα codec με το οποίο αποκωδικοποιείται το περιεχόμενο που λαμβάνει ο χρήστης. Εδώ, ο όρος του αντιπροσώπου θα πρέπει να κατανοηθεί μέσα από το πρίσμα μιας σειράς διασυνδεδεμένων σταδίων επεξεργασίας τύπου pipeline. Έτσι ένας τύπος περιεχομένου, μπορεί να αποκωδικοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα μόνο codec αντιπρόσωπο, ενώ άλλοι τύποι περιεχομένου να απαιτούν μια διαδοχική επεξεργασία από διαφορετικούς, σειριακά συνδεδεμένους αντιπρόσωπους, με τρόπο, ώστε η έξοδος του ενός να αποτελεί είσοδο του επόμενου στη σειρά. Με αυτή τη λειτουργία, οι αντιπρόσωποι δημιουργούν μια μονάδα επεξεργασίας του περιεχομένου τύπου pipeline. Βέβαια, οι διαφορετικοί αντιπρόσωποι, μπορούν να λειτουργούν και παράλληλα για την αποκωδικοποίηση του περιεχομένου και αργότερα να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο συγχρονισμού δεδομένων, όπως ο δημιουργός σκηνών MPEG-4.

Η παραπάνω θεώρηση συνεπάγεται ότι ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει περισσότερα από ένα codec κατά τη διάρκεια της συνόδου με το δίκτυο, να αναπροσαρμόσει τη συσκευή του και αυτό να γίνει διάφανα, χωρίς να το αντιληφθεί.

Το μέγεθος του κάθε αντιπρόσωπου είναι αρκετά σημαντικό, γιατί καθορίζει την επιβάρυνση που θα έχει συνολικά ο πελάτης και το δίκτυο σε σχέση με το περιεχόμενο στην αλυσίδα των codec. Αν δηλαδή, το μέγεθος του αντιπροσώπου είναι αρκετά μεγάλο και το περιεχόμενο είναι μικρό (όπως μια φάση γκολ σε ποδοσφαιρικό αγώνα), μπορεί να είναι προτιμότερο να μην σταλεί ο αντιπρόσωπος και να συνεχίσει ο πελάτης με το προηγούμενο codec. Για το λόγο αυτό, ο πυρήνας κάθε αντιπροσώπου (που περιέχει τη λογική της αναπροσαρμογής) θα πρέπει να έχει μικρό μέγεθος, μικρότερο και από το μικρότερο μέγεθος περιεχομένου που μπορεί να διανεμηθεί. Το αναμενόμενο μέγεθος πυρήνα αντιπρόσωπου στο Enamorado, αναμένεται να είναι από 30KB μέχρι το μέγιστο των 2MB. Μια τυπική, καλή τιμή μεγέθους είναι τα 500KB. Άλλωστε αυτή είναι και μια τυπική τιμή των ως τώρα διαθέσιμών plug-in λογισμικού των φυλλομετρητών ιστού.

Η μορφή των αντιπροσώπων είναι δυαδικά αρχεία (ροές από bits) με προέκταση την .bit τα οποία φορτώνονται δυναμικά στην FPGA μονάδα του τερματικού. Όποτε χρησιμοποιούνται πράκτορες λογισμικού, αυτοί είναι σε μορφή Java κλάσεων, οπότε εκτελούνται από το περιβάλλον εκτέλεσης της γλώσσας JRE.

### Επικοινωνία Μεταξύ των Αντιπροσώπων-OSGI

Η επικοινωνία μεταξύ των αντιπροσώπων υλικού και των αντιπροσώπων λογισμικού αλλά και μεταξύ των αντιπροσώπων κάθε κατηγορίας είναι ένα σημαντικό θέμα. Η επικοινωνία μιας εφαρμογής πελάτη με τους αντιπρόσωπους λογισμικού μπορεί να γίνει με τη χρήση κατάλληλου API. Η επικοινωνία μεταξύ δύο αντιπροσώπων λογισμικού απαιτεί την ύπαρξη ενός IPC πρωτοκόλλου για τη μεταφορά πληροφορίας σε επίπεδο λογισμικού. Η επικοινωνία της εφαρμογής με έναν αντιπρόσωπο υλικού μπορεί να γίνει με ένα HAL πρωτόκολλο. Το τελευταίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανταλλαγή πληροφορίας σε επίπεδο υλικού μεταξύ αντιπρόσωπου υλικού και αντιπρόσωπου λογισμικού.

Η επικοινωνία των αντιπροσώπων πρέπει να συντονισθεί με βάση κατάλληλο μηχανισμό. Ο μηχανισμός αυτός ταυτόχρονα θα ελέγχει και την παράδοση τους στις πλατφόρμες, ώστε να υπάρχει η αναγκαία διαιτησία και βέλτιστη δρομολόγησή τους πριν την τελική παράδοση. Ο μηχανισμός που επιλέχθηκε για το Enamorado είναι το πλαίσιο του OSGI. Κυριότερο πλεονέκτημα του OSGI είναι ότι ενθυλακώνει όλες τις υπηρεσίες του σε τεχνολογία Java, γεγονός που το καθιστά συμβατό με το περιβάλλον του Enamorado. Επιπρόσθετα, μπορεί να γίνει καλύτερα ο έλεγχος της λειτουργίας και παράδοσης των αντιπροσώπων, που είναι είτε τύπου υλικού, είτε τύπου λογισμικού. Στην Εικόνα 1 φαίνεται το πακέτο OSGI που αφορά σε ένα αντιπρόσωπο. Κάθε ένα τέτοιο πακέτο πράκτορα βρίσκεται στον IMS (παράγραφος ‎1.3.1.2) και είναι διαθέσιμο για αποστολή.

Εικόνα 1 - Το πακέτο του πράκτορα στο OSGI

### Αρχιτεκτονική Επαναπρογραμματισμού

Μετά την περιγραφή των αρχών που διέπουν την αναπροσαρμογή υλικού  και των μηχανισμών μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί (τα οποία καθορίζουν κατά κύριο λόγο τις λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί η συσκευή χρήστη), μπορεί να δοθεί και η αρχιτεκτονική οργάνωση του υλικού του τερματικού Enamobile.

Ως συσκευή, το Enamobile είναι είτε μια συσκευή τύπου PDA, είτε ένα ασύρματο-φορητό TabletPC. Οι κύριες λειτουργίες του είναι η ασύρματη επικοινωνία με το κέντρο διανομής περιεχομένου (IMS), η λήψη και διαχείριση των αντιπροσώπων, η αναδιάταξη της FPGA μονάδας του και η προβολή του περιεχομένου του. Επομένως το κυριότερο κομμάτι της αρχιτεκτονικής του (εκτός της τυποποιημένης δομής που ήδη περιγράφηκε) είναι το κομμάτι που αναπροσαρμόζεται και το κομμάτι υποστήριξής του.

Η μονάδα FPGA, είναι η Virtex-II της Xilinx. Η αναπροσαρμογή που προσφέρει γίνεται κατά δομικές μονάδες σε μορφή στηλών. Κάθε στήλη της διάταξης πυλών, μπορεί να αποτελεί μια δομική μονάδα, είτε επεξεργαστική, είτε αποθηκευτική, είτε διαχείρισης εισόδου/εξόδου.

Οι υπομονάδες υλικού που περιλαμβάνει το Enamobile είναι ο επεξεργαστής, η μνήμη (RAM, ROM), η μονάδα FPGA, οι μονάδες επικοινωνίας (ασύρματες), η οθόνη, το πληκτρολόγιο και οι υποδοχές για κάρτες επέκτασης (Flash, memory sticks).

Ο επεξεργαστής μπορεί να είναι ένας από τους ενσωματωμένους επεξεργαστές που ήδη αναφέρθηκαν και χρησιμοποιούν κατά κόρον τα τρέχοντα μοντέλα τερματικών συσκευών. Επίσης θα μπορεί να είναι ένας επεξεργαστής ενσωματωμένος στη μονάδα FPGA, ή ακόμα και μια δεύτερη μονάδα FPGA, σχεδιασμένη για την εκτέλεση λειτουργιών επεξεργαστή.

Ο επεξεργαστής, συνδέεται με δύο μονάδες μνήμης, μια RAM και μία ROM. Τα μεγέθη τους μπορεί να είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και σήμερα, μιας και ένας από τους στόχους της αναπροσαρμογής υλικού είναι η χρήση απλών συσκευών για εκτέλεση όλο και συνθετότερων εργασιών. Ο σκοπός των δύο τύπων μνημών είναι ο ίδιος με την περίπτωση των προσωπικών υπολογιστών. Η RAM χρησιμοποιείται ως βοηθητική μνήμη για την εκτέλεση λειτουργιών, ενώ η ROM περιέχει λειτουργικές πληροφορίες, για εκκίνηση και τερματισμό της λειτουργίας, ή ακόμα και για την υποστήριξη της αναπροσαρμογής υλικού. Οι μνήμη, μαζί με το αφαιρούμενο κομμάτι (Flash, memory sticks), χρησιμοποιείται, τόσο από τον επεξεργαστή, όσο και από τη μονάδα FPGA για λειτουργίες ανάγνωσης/εγγραφής.

Η μονάδα FPGA συνδέεται και με τον επεξεργαστή, ώστε η αναπροσαρμογή υλικού να ελέγχεται ως ένα βαθμό από τον τελευταίο. Όπως ήδη ειπώθηκε, η FPGA αποτελείται από μπλοκ μονάδες πυλών, οι οποίες ονομάζονται στήλες στην ορολογία της πλατφόρμας Virtex-II. Επειδή η αναπροσαρμογή είναι μερική, ορισμένες στήλες αποτελούν τη σταθερή λογική της μονάδας και άρα δεν αναπροσαρμόζονται, ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν την αναπροσαρμοζόμενη λογική και υπόκεινται σε επαναπρογραμματισμό των πυλών τους. Η σταθερή λογική χρησιμοποιείται κυρίως για την εκτέλεση του επαναπρογραμματισμού του υλικού. Παράλληλα μπορεί να εκτελεί λειτουργίες I/O για το μη σταθερό κομμάτι, κυρίως από και προς τη μνήμη.

Οι αναπροσαρμοζόμενες στήλες υλοποιούν κάθε μία έναν αντιπροσωπο υλικού. Αυτό σημαίνει ότι η αναπροσαρμογή δεν γίνεται σε κατώτερο επίπεδο, από αυτό της στήλης. Δηλαδή, από τη στιγμή που κατέβει από το δίκτυο ένας αντιπρόσωπος, μπορεί να γίνει αναδιάταξη μίας ή περισσότερων στηλών για να τον υλοποιήσουν, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν μία στήλη και κάποιες επιπλέον (σκόρπιες πύλες) από άλλες στήλες για να ολοκληρωθεί η λογική. Αυτό έχει μεγάλη επίδραση στη σχεδίαση και ανάπτυξη αντιπροσώπων υλικού, μιας και ο σχεδιαστής πληρώνει το τίμημα του αυξημένου μεγέθους κάθε φορά που η σχεδίασή του χρειάζεται (έστω και για μια πύλη) να επεκταθεί σε νέα στήλη.

Στην Εικόνα 2, φαίνεται μία πιθανή μονάδα επεξεργασίας συσκευής Enamobile. Διακρίνεται ο ενσωματωμένος επεξεργαστής (οικογένεια PowerPC) και η μονάδα FPGA. Στη μονάδα FPGA φαίνονται οι στήλες από τις οποίες αποτελείται. Οι στήλη ανοιχτής απόχρωσης αντιπροσωπεύει τη σταθερή λογική, ενώ οι στήλες σκούρας απόχρωσης, ενός του διακεκομμένου πλαισίου αντιπροσωπεύουν στην αναπροσαρμοζόμενη λογική. Στην εικόνα δεν φαίνονται οι κάθετες στις στήλες πυλών, γραμμές διαύλων επικοινωνίας. Αυτοί οι δίαυλοι χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων των στηλών και για εξωτερική επικοινωνία. Όπως ήδη ειπώθηκε, κάθε στήλη απαρτίζει ένα codec. Βέβαια, ανάλογα το περιεχόμενο, ένα codec μπορεί να απαρτίζεται από αρκετά επιμέρους (σχηματίζοντας μια αλυσίδα τύπου pipeline) και άρα να περιλαμβάνει περισσότερες στήλες.

Εικόνα 2 - Μονάδα Επεξεργασίας του Enamobile

Η παραπάνω εικόνα αποτελεί μία από τις τρεις δυνατές διατάξεις μονάδας επεξεργασίας του Enamobile. Τα δομικά κομμάτια των άλλων δύο δεν αλλάζουν. Αλλάζει όμως η διάταξή τους. Στη δεύτερη διάταξη, ο ενσωματωμένος στην FPGA επεξεργαστής, έχει αποχωρισθεί εντελώς από αυτήν και αποτελεί μια εντελώς ανεξάρτητη μονάδα τυπικού εμπορικού επεξεργαστή. Στην τρίτη, ο επεξεργαστής έχει υλοποιηθεί σε μία δεύτερη μονάδα FPGA, ανεξάρτητη της FPGA των αντιπροσώπων. Η FPGA του επεξεργαστή μπορεί να είναι ταυτόσημη, κατώτερων ή ανώτερων δυνατοτήτων με την FPGA των αντιπροσώπων, ανάλογα με τον προσανατολισμό του κατασκευαστή.

## Αρχιτεκτονική Δικτύου

Μέχρι τώρα παρουσιάσθηκε η αρχιτεκτονική και η λειτουργία της συσκευής πελάτη στο περιβάλλον μηχανισμών προσαρμογής περιεχομένου Enamorado. Έμφαση δόθηκε στο κύριο χαρακτηριστικό της, την αναπροσαρμογή υλικού. Στις επόμενες παραγράφους θα περιγραφεί η αρχιτεκτονική του δικτύου που καλείται να υποστηρίξει τους μηχανισμούς προσαρμογής. Επίσης θα γίνει αναφορά στα πρωτόκολλα και τις υπηρεσίες που παρέχει ένα τέτοιο δίκτυο.

### Στοιχεία Δικτύου

Οι αναδυόμενες κινητές και ασύρματες τεχνολογίες θέτουν σημαντικές προκλήσεις στην παράδοση δεδομένων πολυμέσων σε χρήστες νομαδικών δικτύων, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην κατασκευή φορητών συσκευών χειρός. Για να μπορέσουν να καλυφθούν οι απαιτήσεις των χρηστών και των συσκευών που διαθέτουν, είναι αναγκαίο να συνδυασθούν αρκετές από τις τρέχουσες τεχνολογίες και να συμπληρωθούν, όπου δεν μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά.

Το Enamorado συνδυάζει ορισμένα διαδεδομένα εμπορικά συστήματα, και επεκτείνει το δίκτυο που δημιουργείται από τη διασύνδεσή τους, με ένα λειτουργικό υποδίκτυο, ικανό να υποστηρίξει τους λειτουργικούς εξυπηρετητές, οι οποίοι εφαρμόζουν τη λογική του.

Σε πρώτο επίπεδο το Enamorado μπορεί να χωρισθεί σε τρία επιμέρους υποδίκτυα. Αυτά περιλαμβάνουν το υποδίκτυο πρόσβασης, το δίκτυο πυρήνα και το λειτουργικό υποδίκτυο εξυπηρετητών. Το πρώτο αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον πελάτη, ως διεπαφή τελευταίου άλματος (last hop). Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτελεί διαχειριστικές λειτουργίες, αλλά μεσολαβεί για την τελική παράδοση περιεχομένου. Το δίκτυο πυρήνα, φροντίζει για τη σωστή δρομολόγηση του περιεχομένου με βέλτιστο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις συμφόρησης. Πρόκειται για δίκτυο IP, επεκταμένο με τεχνολογίες ποιότητας υπηρεσίας. Τέλος το λειτουργικό υποδίκτυο εξυπηρετητών, αποτελεί την καρδιά του Enamorado, γιατί ενθυλακώνει και υλοποιεί όλη τη λογική της προσαρμογής δεδομένων. Επίσης είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, δημιουργία και αποθήκευση του περιεχομένου πολυμέσων. Τέλος, αποφασίζει και ελέγχει την αποστολή ροών δεδομένων στον τελικό χρήστη, ενώ ταυτόχρονα εκτελεί χρέη διαχειριστή του συνολικού συστήματος.

Με βάση την αρχιτεκτονική που μόλις περιγράφηκε, γίνεται φανερό ότι το λειτουργικό υποδίκτυο εξυπηρετητών μπορεί να χρησιμοποιηθεί εμπορικά για την επέκταση οποιουδήποτε εμπορικού δικτύου, ώστε αυτό να υποστηρίζει δυνατότητες αναπροσαρμογής υλικού και προσαρμογής περιεχομένου μελλοντικά. Για το λόγο αυτό και για να καταστεί ευκολότερη η προσάρτηση της λογικής του Enamorado στα υπάρχοντα εμπορικά συστήματα, το δίκτυα πρόσβασης και πυρήνα της αρχιτεκτονικής που μελετήθηκε επιλέχθηκαν να είναι υπαρκτά, εγκατεστημένα δίκτυα πλήρους ανάπτυξης και λειτουργίας παροχής υπηρεσιών, ώστε τα συμπεράσματα να είναι άμεσα.

Εικόνα 3 - Το περιβάλλον του Enamorado

Η Εικόνα 3 δείχνει συνολικά τη δομή του περιβάλλοντος του Enamorado. Σε αυτή φαίνονται τα τρία υποδίκτυα που περιγράφηκαν, δίκτυο πρόσβασης, δίκτυο πυρήνα και σύστημα Enamorado. Στη συνέχεια περιγράφονται τα τρία υποδίκτυα αναλυτικά, μαζί με τα τμήματα που τα απαρτίζουν. Αναφέρονται και ποσοτικά στοιχεία για τις υποδομές δικτύων που υποστηρίζουν τους μηχανισμούς προσαρμογής δεδομένων.

#### Δίκτυο Πρόσβασης

Το δίκτυο πρόσβασης, όπως σε κάθε τυπικό νομαδικό δίκτυο είναι ασύρματο. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της επιθυμητής κινητικότητας των νομαδικών χρηστών.

Το δίκτυο πρόσβασης του Enamorado, απαρτίζεται από τρία επιμέρους υποδίκτυα πρόσβασης. Περιλαμβάνει ένα κυψελωτό δίκτυο μεταφοράς δεδομένων (2.5G GPRS), ένα ασύρματο κυψελωτό δίκτυο 3ης γενιάς (3G UMTS), και ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN).

Το GPRS είναι μια επέκταση του γνωστού και ευρύτατα χρησιμοποιούμενου δικτύου κινητών επικοινωνιών GSM (πληροφορίες για το GSM στο ‎[15]). Ένα δίκτυο 2ης γενιάς, όπως το GSM μπορεί εύκολα να αναβαθμισθεί σε GPRS, κάτι που έχει ήδη γίνει στα περισσότερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη.  Το GPRS εισάγει δύο καινούργια στοιχεία στην αρχιτεκτονική του GSM: το Serving GPRS Support Node (SGSN) και το Gateway GPRS Support Node (GGSN). Το SGSN φροντίζει για την κινητικότητα του τερματικού και για λειτουργίες πιστοποίησης. Το GGSN παρέχει πρόσβαση σε εξωτερικά δίκτυα δεδομένων και λαμβάνει μέρος στη δέσμευση IP διευθύνσεων. Το SGSN συνδέεται από τη μια μεριά με το υποσύστημα σταθμών βάσης (μέσω ενός δικτύου αναμετάδοσης πλαισίων, Frame Relay Network) και από την άλλη με το GGSN μέσω ενός δικτύου ραχοκοκαλιάς IP.

Όταν ένας χρήστης θέλει να συνδεθεί με ένα δίκτυο GPRS, ξεκινά μια διαδικασία σύνδεσης. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης γνωστοποιεί την παρουσία του σε ένα SGSN, το οποίο είναι πλέον υπεύθυνο για τον εντοπισμό της θέσης του χρήστη. Το GPRS καθορίζει διαφορετικούς τύπους πακέτων δεδομένων πρωτοκόλλου (Packet Data Protocol, PDP), δηλαδή τύπων πρωτοκόλλων που μπορεί να μεταφερθούν μέσω του GPRS. Ορισμένα από τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα είναι το IP, το X.25, το PPP καθώς και ένας αδόμητος τύπος ροής οκτάδων (unstructured octet stream). Το περιεχόμενο PDP είναι ένα στιγμιότυπο ενός τύπου PDP. Έτσι κάθε ενεργό περιεχόμενο PDP του τύπου IP PDP, έχει μια IP διεύθυνση δεσμευμένη για το τερματικό του χρήστη. Μπορούν να υπάρχουν μέχρι και 15 ενεργά περιεχόμενα PDP την ίδια στιγμή και άρα μπορούν να υπάρχουν μέχρι και 15 IP σύνοδοι ταυτόχρονα.

Το UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) αποτελεί ένα κυψελωτό δίκτυο 3ης γενιάς. Για την πρόσβαση χρήστη χρησιμοποιεί δύο τύπους πρόσβασης: Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA) και Time Division CDMA (TD-CDMA). Η αρχιτεκτονική του UMTS περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα δομικών μονάδων. Ο εξοπλισμός του χρήστη (MS) συνδέεται με το επίγειο ασύρματο δίκτυο πρόσβασης (UMTS Terrestrial Radio Access Network, UTRAN). Το UTRAN διαδραματίζει το ρόλο του BSS (Base Station Subsystem) στο GSM/GPRS. Δηλαδή, φροντίζει για τη διαχείριση της κινητικότητας του χρήστη. Το UMTS περιλαμβάνει επίσης ένα 3G-SGSN και ένα 3G-GGSN, και τα δύο με αντίστοιχες λειτουργίες όπως στην περίπτωση του GPRS. Τέλος, υπάρχει και μια βάση δεδομένων για την καταγραφή των στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών του δικτύου, η οποία ονομάζεται Home Location Register (HLR) και μία βάση δεδομένων για την καταγραφή των περιστασιακών νομαδικών χρηστών με όνομα Visitor Location Register (VLR). Βέβαια θα υπάρχουν και πύλες (gateways) για τη σύνδεση με άλλα δίκτυα. Περισσότερα στοιχεία για τη δομή και τις λειτουργίες των στοιχείων του UMTS σε σχέση με τους μηχανισμούς προσαρμογής περιεχομένου, δίνονται στην παράγραφο ‎3.3.1, όπου εξηγείται η αλληλεπίδραση του δικτύου με τον Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων του Enamorado.

Στον Πίνακας 1 δίνονται συγκεντρωτικά ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στα μέχρι τώρα αναφερθέντα υποδίκτυα πρόσβασης του Enamorado. Σημαντικότερο είναι ο ρυθμός δεδομένων, ο οποίος καθορίζει και το διαθέσιμο εύρος υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν. Εξάλλου, το μέγεθος αυτό λαμβάνεται υπόψη από τους μηχανισμούς προσαρμογής δεδομένων.

Πίνακας 1 - Συγκριτικά Στοιχεία Δικτύων Πρόσβασης

| Τεχνολογία | Προτυποποίηση | Συχνότητα | Ρυθμός Δεδομένων | Ακτίνα Πρόσβασης | Τυπική χρήση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM | ETSI SMG | 0.9 / 1.8 / 1.9 GHz | 13 kbits για φωνή, 9.6 kbits για δεδομένα | max 25…40 km για τον επόμενο σταθμό βάσης | φωνή, δεδομένα, WAP |
| GPRS | ETSI SMG | 0.9 / 1.8 / 1.9 GHz | 171 kbits | max 25…40 km για τον επόμενο σταθμό βάσης | υπηρεσίες δεδομένων, WAP |
| UMTS(W-CDMA, TD-CDMA ) | 3GPP | 1.90…1.98, 2.01…2.025 2.11…2.17 GHz | 144, 384 kbits, 2 Mbits | εξαρτάται από τον αριθμό των χρηστών στην κυψέλη | φωνή, δεδομένα, υπηρεσίες πολυμέσων |

Το ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) μπορεί να δουλεύει με το πρωτόκολλο HIPERLAN της ETSI ή με το IEEE 802.11. Το δεύτερο υποστηρίζει ρυθμούς μετάδοσης μέχρι 2Mbps, ενώ οι ρυθμοί αυξάνονται για τις νέες εκδόσεις του, 11Mbps  για το IEEE 802.11b και 54Mbps για τα IEEE 802.11g/a. Οι ταχύτητες αυτές είναι θεωρητικές και επιτυγχάνονται πολύ δύσκολα, κυρίως λόγο της κίνησης των χρηστών σε περιβάλλοντα με χωρικά εμπόδια (κτίρια, δένδρα) και παρεμβολές (λόγω του ελεύθερου της εκπομπής των συχνοτήτων στις οποίες λειτουργούν). Το WLAN απαρτίζεται από ένα σημείο πρόσβασης (Access Point, AP) που παρέχει την ονομαστική ταχύτητα του πρωτοκόλλου. Λόγω της σύντομης εμφάνισης των 802.11g/a (και τη μη ευρεία ανάπτυξή τους στην αγορά) η μελέτη θα γίνει για το 802.11b, οπότε και η ταχύτητα του AP θα είναι 11Mbps. Το AP συνδέεται με το IP δίκτυο μέσω ενός ADSL modem (σε αντίθεση με τα δύο άλλα στα οποία η σύνδεση γίνεται μέσω των GGSNs). Η ύπαρξη του WLAN συνεπάγεται και κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες για τα τερματικά των χρηστών, κυριότερη από τις οποίες είναι η σύνδεση με το AP, η πιστοποίηση του χρήστη και η απόκτηση δυναμικής IP διεύθυνσης μέσω ενός DHCP εξυπηρετητή. Όλες οι λειτουργίες από τη μεριά του ασύρματου τοπικού δικτύου γίνονται πάνω από IP στρώμα, είτε σε HTTP/TCP (για λειτουργίες διαχείρισης), είτε σε RTP/RTCP (για την παροχή περιεχομένου). Το IEEE 802.11b, αφορά στα επίπεδα ελέγχου ζεύξης και φυσικό και ιδιαίτερα στο υπόστρωμα MAC.

#### Αλληλεπιδραστικός Εξυπηρετητής Πολυμέσων (IMS)

Το σύστημα του Enamorado διασυνδέει τους λειτουργικούς εξυπηρετητές μεταξύ τους, ώστε να υλοποιήσει τους μηχανισμούς προσαρμογής που ενθυλακώνει. Από αυτούς δύο είναι οι σημαντικότεροι. Ο πρώτος είναι ο Αλληλεπιδραστικός Εξυπηρετητής Πολυμέσων (Interactive Multimedia Server, IMS).  Ο IMS είναι το στοιχείο που αλληλεπιδρά με όλα τα τμήματα του περιβάλλοντος του Enamorado. Ταυτόχρονα ενσωματώνει ένα βασικό κομμάτι της ευφυΐας του συστήματος.

Η λειτουργία του IMS είναι να λαμβάνει τις αιτήσεις εξυπηρέτησης των πελατών και να τις επεξεργάζεται. Αλληλεπιδρώντας με τον πελάτη και τις βάσεις δεδομένων προφίλ πελατών/συσκευών/περιεχομένου, συλλέγει πληροφορίες, ώστε να παρέχει το περιεχόμενο πολυμέσων στο χρήστη μαζί με τα αναγκαία προγράμματα και δεδομένα για την προβολή του. Ο IMS συνεργάζεται στενά με τον Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων, για την ανταλλαγή πληροφοριών για την κατάσταση του δικτύου και τη λήψη αποφάσεων, σχετικών με τις ροές περιεχομένου.

Με βάση τα παραπάνω, ο IMS είναι ένα εύρωστο και εύκολα κλιμακούμενο σύστημα, το οποίο πρέπει να διαχειρίζεται με ασφάλεια πολλαπλές αιτήσεις χρηστών (βασιζόμενο στα προφίλ χρηστών και συσκευών), να εμπλουτίζει τα διαθέσιμα πολυμέσα με επιπρόσθετα στοιχεία (πράκτορες υλικού και λογισμικού) και να τα προωθεί στους πελάτες που αιτούν παροχή υπηρεσίας. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ανταλλάζει ποσοτικά δεδομένα με τον Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων (SS) (περιγραφή στην παράγραφο‎1.3.1.3) και να λαμβάνει δεδομένα ανατροφοδότησης από αυτόν.

Στην Εικόνα 4 φαίνεται η λειτουργική οργάνωση του IMS (υπομονάδες, επικοινωνίες). Στην εικόνα έχουν παραληφθεί οι επικοινωνίες των υποσυστημάτων του IMS με το υποσύστημα ευφυΐας. Η κάθε μονάδα δεν επικοινωνεί υποχρεωτικά με όλες τις άλλες, αλλά αναγκαστικά με το υποσύστημα ευφυΐας προκειμένου να συντονισθούν σωστά οι ενέργειες που προορίζεται να εκτελεί.

Εικόνα 4 – Λειτουργική Οργάνωση του IMS

Οι τρεις βάσεις δεδομένων από προφίλ που περιλαμβάνει ο IMS είναι πολύ σημαντικές, γιατί ενθυλακώνουν πληροφορία, απαραίτητη τους μηχανισμούς προσαρμογής. Ο IMS τις συμβουλεύεται σε κάθε περίπτωση αίτησης εξυπηρέτησης. Οι βάσεις δεδομένων μοντελοποιούν τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου, τις δυνατότητες της συσκευής και τις προτιμήσεις του χρήστη.

Η βάση με τα προφίλ περιεχομένου, βασίζεται σε δύο στοιχεία περιγραφής, ένα για τα γεγονότα και ένα για το περιεχόμενο. Το στοιχείο περιγραφής γεγονότων περιέχει πληροφορία για τα γεγονότα που ενδιαφέρουν το χρήστη και για τα οποία επιθυμεί να ειδοποιείται. Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του μοντέλου ώθησης για διανομή περιεχομένου. Το στοιχείο περιγραφής περιεχομένου περιέχει πληροφορίες για το περιεχόμενο, όπως ο τίτλος, λέξεις κλειδιά, διάρκεια, codec, μέγεθος, ρυθμός εκπομπής και μια περιγραφή. Είναι αναγκαίο και για τα δύο μοντέλα διανομής (push-pull).

Η βάση με τα προφίλ συσκευών περιγράφει τις δυνατότητες των συσκευών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο Enamorado. Κάθε συσκευή αποκτά το δικό της μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, ώστε να είναι μονοσήμαντα αναγνωρίσιμη από το δίκτυο. Στη βάση καταγράφονται χαρακτηριστικά του υλικού της συσκευής, οι δυνατότητες επικοινωνίας με δίκτυα πρόσβασης και τα διαθέσιμα codec. Ειδικά το τελευταίο στοιχείο είναι πολύ χρήσιμο για την επιλογή του περιεχομένου που θα σταλθεί στο χρήστη ή το είδος του codec που θα σταλθεί σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένο.

Η βάση με τα προφίλ χρήστη βασίζεται επίσης σε δύο στοιχεία περιγραφής, το  στοιχείο περιγραφής χρήστη και το στοιχείο περιγραφής υπηρεσίας. Το στοιχείο περιγραφής χρήστη περιέχει πληροφορίες για την αναγνώρισή του (προσωπικά στοιχεία, κωδικούς και όνομα χρήστη), τον τύπο των συσκευών που έχει στην κατοχή του, στοιχεία για κάθε συσκευή ξεχωριστά (όπως οι διαθέσιμες συνδέσεις δικτύων) και προεπιλογές για ορισμένες προτιμήσεις (όπως για τη συσκευή και το δίκτυο). Το στοιχείο περιγραφής υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για τις προτιμήσεις υπηρεσιών του χρήστη. Μάλιστα, επειδή ο πελάτης τροποποιεί τις προτιμήσεις υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο, η δομή του στοιχείου περιγραφής υπηρεσιών πρέπει να είναι αποδοτική και ευέλικτη. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται μια δομή και για τα δύο μοντέλα παροχής υπηρεσιών (διανομής περιεχομένου). Το στοιχείο περιγραφής υπηρεσιών από ένα σύνολο θεματικών κατηγοριών, όπως τα σπορ, μουσική και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (για την υλοποίηση μοντέλου έλξης) και ένα σύνολο από γεγονότα για τα οποία ο χρήστης επιθυμεί να ειδοποιείται (για την υλοποίηση μοντέλου ώθησης).

Ο Διαχειριστής Επεξεργασίας Αιτήσεων είναι το εμπρός άκρο του συστήματος. Επεξεργάζεται τις αιτήσεις του χρήστη για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που του παρέχει ο πελάτης. Η πρώτη επαφή μπορεί να οδηγήσει σε παραπέρα αλληλεπίδραση για την επιπλέον συλλογή πληροφοριών από το χρήστη. Όσον αφορά το μοντέλο υπηρεσίας, η μονάδα συμμετέχει μόνο στην υλοποίηση του μοντέλου ώθησης, οπότε και ο πελάτης χρειάζεται να περιηγηθεί σε κάποιο περιβάλλον για να παρακολουθήσει κάποιες περιλήψεις περιεχομένων και τελικά να κάνει την επιλογή του. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να επεξεργαστεί τις ήδη αποθηκευμένες προτιμήσεις του. Για την υλοποίηση τέτοιας λειτουργικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαθέσιμες τεχνολογίες δυναμικών σελίδων στο Διαδίκτυο, όπως οι CGI, JSP, Servlets και ASP.

Ο Διαχειριστής Ανάκτησης Περιεχομένου αναλαμβάνει την ανάκτηση του περιεχομένου από τη μονάδα που το δημιουργεί. Επίσης συγκεντρώνει από το περιβάλλον δημιουργίας του περιεχομένου πληροφορίες για τη μορφή του, πληροφορίες για την κατηγοριοποίησή του και πληροφορίες επέκτασης (καλύτερες στιγμές από αγώνα, ή διαφορετικές όψεις κάμερας). Αποθηκεύει τα αρχεία των πολυμέσων καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα (metadata).

Ο Διαχειριστής Επικοινωνίας με τον SS αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων. Η πληροφορία που του στέλνει αφορά στην κατάσταση του δικτύου και στα προφίλ χρήστη/συσκευής. Οι πληροφορίες που του αποστέλλει είναι πολύ ουσιαστικές. Ως είσοδοι των προσαρμοστικών αλγορίθμων που υλοποιούνται στον Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων, ουσιαστικά καθορίζουν το πλαίσιο λήψης αποφάσεων για τις ροές των πολυμέσων. Μεταξύ των μεγεθών που στέλνει ο διαχειριστής επικοινωνίας είναι ο τύπος συσκευής του πελάτη, ο αριθμός των χρηστών, το μέγεθος του περιεχομένου και του αντίστοιχου πράκτορα, οι συνθήκες  του δικτύου (από μετρήσεις σε διάφορα σημεία του) και μηχανισμούς cache/proxy για ταχύτητα προώθησης και επικοινωνίας. Το πλαίσιο επικοινωνίας των δύο εξυπηρετητών πρέπει να καθορισθεί με ακρίβεια, μιας και θα πρέπει να είναι γρήγορο και βέλτιστο, όσον αφορά στην ακριβή μετάδοση πληροφορίας με λιγότερη επιβάρυνση.

Ο Διαχειριστής Παροχής Περιεχομένου είναι υπεύθυνος για την παροχή του περιεχομένου των πολυμέσων στον τελικό χρήστη. Κάτι τέτοιο, μπορεί  να υλοποιηθεί με πολλούς μηχανισμούς, όπως τα συστήματα διοχέτευσης ροών δεδομένων και τα συστήματα μηνυμάτων πολυμέσων. Στο περιεχόμενο περιλαμβάνονται πάντα, τόσο τα δεδομένα, όσο και τα εργαλεία για την προβολή τους. Το τελευταίο άλμα στην αλυσίδα δρομολόγησης των ροών διαφέρει, ανάλογα το δίκτυο πρόσβασης του χρήστη. Μπορεί να είναι Bluetooth, LAN, wireless LAN, WiFi, GPRS ή UMTS. Σε κάθε περίπτωση  ο κοινός παρονομαστής πριν το τελευταίο άλμα είναι ένα IP δίκτυο. Ο IMS μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν εμπορικό εξυπηρετητή διοχέτευσης ροών πολυμέσων. Σε αυτή την περίπτωση ο επιλεγμένος εξυπηρετητής μπορεί να υλοποιεί μόνος του το Διαχειριστή Παροχής Περιεχομένου, αν και η δυνατότητα επέκτασής του (ακόμα και ως πηγαίος κώδικας) θεωρείται απολύτως αναγκαία. Η καταλληλότερη επιλογή για αυτή τη μονάδα αποτελεί ο Helix Universal Server της Real Networks. Ο Helix Server υποστηρίζει τη διοχέτευση ροών δεδομένων (streaming) και προσωρινή αποθήκευση (caching) των επικρατέστερων τύπων πολυμέσων. Υποστηρίζει, επίσης, αποδοτικούς μηχανισμούς ανάνηψης σφάλματος με αυτόματη σύνδεση σε εναλλακτικούς εξυπηρετητές περιεχομένου, ώστε να παρέχει αδιάλειπτες ροές δεδομένων.

Ο Διαχειριστής Δικτύου συγκεντρώνει δεδομένα από τα διάσπαρτα μετρητικά στοιχεία δικτύου. Τα στοιχεία δικτύου που συλλέγουν μετρήσεις και τις προωθούν στον Διαχειριστή Δικτύου εξαρτώνται από την εκάστοτε υποδομή δικτύου, τις περισσότερες φορές όμως πρόκειται για τους κεντρικούς κόμβους των δικτύων (GPRS/UMTS) και των ad hoc κινητών δικτύων. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται στον IMS σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς PUSH ή GET. Ο τύπο των δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα διαχείρισης δικτύου, τα οποία προορίζονται για τον SS ή δεδομένα συγκεκριμένα για μια υπηρεσία, οπότε χρησιμοποιούνται στα σενάρια παροχής υπηρεσιών.

Το Υποσύστημα Λογικήςς ενθυλακώνει τη λογική των υπηρεσιών του συστήματος. Η κύρια εργασία του είναι η συλλογή πληροφοριών από τις άλλες υπομονάδες του IMS. Σαρώνει τις τρεις βάσεις δεδομένων και συνδυάζει τις πληροφορίες των τριών διαφορετικών προφίλ ώστε να δημιουργήσει μια συνολική εικόνα δυνατοτήτων και προτιμήσεων του συνδυασμού {χρήστης - συσκευή - περιεχόμενο}. Επίσης δημιουργεί την τρέχουσα εικόνα του δικτύου με βάση τις μετρήσεις που συλλέγει. Ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν από την συγκριτική παράθεση αίτησης εξυπηρέτησης και συνδυασμού {χρήστης - συσκευή - περιεχόμενο}, δημιουργεί λίστες με περιεχόμενα και αντίστοιχα εργαλεία υποστήριξης (codec), τις οποίες αποστέλλει στον SS μαζί με την τρέχουσα εικόνα του δικτύου για τη λήψη απόφασης. Ταυτόχρονα διαχειρίζεται τις ήδη υπάρχουσες ροές με όσο το δυνατόν βέλτιστο τρόπο. Αποτελεί λοιπόν την καρδιά του συστήματος του Enamorado. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι υπεύθυνο και για λειτουργίες χρέωσης και στατιστικών χρήσης (αφού μπορεί να διαθέτει την υψηλή εποπτεία όλων των γεγονότων).

Η επικοινωνία του Υποσυστήματος Λογικής με τα υπόλοιπα μέρη του IMS και την τερματική συσκευή πρέπει να προκαλεί όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση και να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες. Υπάρχουν δύο τύποι επικοινωνίας που πρέπει να εκτελεσθούν: επικοινωνίες ελέγχου και επικοινωνίες μεταφοράς πολυμέσων για την παροχή περιεχομένου στους χρήστες.

Το πρώτο είδος αλληλεπίδρασης μπορεί να υποστηριχθεί από συγκεκριμένο μεσισμικό (middleware) που θα υποστηρίζει συνολικά την υποδομή της επικοινωνίας και θα προσφέρει εξειδικευμένες δυνατότητες. Πιθανές λύσεις αποτελούν το RMI (Remote Method Invocation), CORBA (Common Object Request Broker Architecture) και Web Services. Από τα παραπάνω το RMI είναι τεχνολογίας Java και δεν απαιτεί πολλούς πόρους. Το CORBA είναι περισσότερο γενικό, αλλά προσφέρει περισσότερες δυνατότητες. Τα Web Services στηρίζονται στην τεχνολογία XML (Extensive Markup Language) και SOAP (Simple Object Access Protocol). Επικρατέστερη λύση φαίνεται αυτή του CORBA σε μια λιγότερο απαιτητική έκδοση από πλευράς πόρων συστήματος.

Το δεύτερο είδος αλληλεπίδρασης μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί πάνω από IP (όσον αφορά στο στρώμα δικτύου). Σε κατώτερα επίπεδα, μπορεί να υπάρχει ενσύρματη ή ασύρματη (σταθερή ή ad hoc) σύνδεση και η περιγραφή του περιεχομένου να γίνεται με τεχνολογία XML, όπως στην παραπάνω περίπτωση των Web Services.

#### Εξυπηρετητής Προσομοιώσεων(SS)

Ο Εξυπηρετητής Προσομοιώσεων (Simulation Server, SS) αποτελεί το δεύτερο κομβικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής του Enamorado. Υλοποιεί την λογική των μηχανισμών προσαρμογής περιεχομένου. Πρόκειται για την εφαρμογή της μελέτης των μηχανισμών προσαρμογής που μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Για το λόγο αυτό, η περιγραφή της δομής του, της λογικής που ενθυλακώνει και των αλληλεπιδράσεών του, αποτελεί το περιεχόμενο ολόκληρου του Κεφαλαίου 3 της εργασίας.

Για την καλύτερη κατανόηση των όσων ακολουθήσουν μέχρι το Κεφαλαίου 3, αναφέρεται ότι η λειτουργία του περιλαμβάνει τη λήψη των λιστών {περιεχομένου – codec}, {τρέχουσα κατάσταση δικτύου} και τις χρησιμοποιεί ως είσοδο στον προσαρμοστικό αλγόριθμο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή όχι μιας αίτησης εξυπηρέτησης πελάτη, καθώς και για το είδος των πρακτόρων που πρέπει να του αποσταλεί. Στη συνέχεια και μέχρι την πλήρη περιγραφή του ο SS θεωρείται ως «μαύρο κουτί» που εκτελεί την λειτουργία που μόλις περιγράφηκε.

#### Δίκτυο Υποδομής

Το δίκτυο υποδομής (δίκτυο IP πυρήνα), διαδραματίζει το ρόλο που έχει σε όλα τα τυπικά εμπορικά δίκτυα. Παρέχει την αναγκαία διασύνδεση του δικτύου πρόσβασης με το σύστημα του Enamorado. Όπως και σε άλλα δίκτυα αποτελείται από δρομολογητές (routers), πύλες (gateways) και επαναλήπτες (repeaters), με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης κατά τη μεταφορά του όγκου των δεδομένων από το κέντρο αποθήκευσης προς τους χρήστες. Παράλληλα πρέπει να προσφέρει και τους αναγκαίους μηχανισμούς ποιότητας υπηρεσίας. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε σχέση με το κάθε δίκτυο πρόσβασης είναι ότι καλείται να μεταφέρει όλη την κίνηση των χρηστών σε αντίθεση με το κάθε δίκτυο πρόσβασης, όπου ο αριθμός των συνολικών χρηστών διαμοιράζεται μεταξύ τους. Το δίκτυο πυρήνα σε κάθε περίπτωση πρέπει να μεταφέρει γρήγορα και αποδοτικά όλη τη μεταφερόμενη κίνηση.

Το IP δίκτυο πυρήνα διαθέτει δρομολογητές, οι οποίοι είναι μεταξύ τους διασυνδεδεμένοι με συνδέσεις Ethernet των 100Mbit. Οι δρομολογητές διαθέτουν δυνατότητες ποιότητας υπηρεσίας, υλοποιώντας το μοντέλο δέσμευσης πόρων (Resource Reservation Protocol, RSVP). Το RSVP διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά που το καθιστούν κατάλληλο για την αρχιτεκτονική του Enamorado. Υποστηρίζει ετερογενείς δεσμεύσεις σε μια σύνοδο πολλαπλών μερών προς πολλαπλά μέρη. Έτσι διαφορετικοί δέκτες της ίδιας συνόδου (περιεχομένου) μπορούν να ζητήσουν διαφορετική υπηρεσία, κάτι απόλυτα επιθυμητό για τους νομαδικούς χρήστες του Enamorado. Το RSVP υποστηρίζει δυναμική μεταβολή της ποιότητας υπηρεσίας μιας ροής πακέτων. Αυτό συνάδει απόλυτα με την επιδίωξη του Enamorado για δυναμική αλλαγή του τερματικού του χρήστη και την προσαρμογή του περιεχομένου (και επομένως της ποιότητας υπηρεσίας) στις τρέχουσες καταστάσεις δικτύου ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου. Ένα χαρακτηριστικό του RSVP, μοναδικό μεταξύ των πρωτοκόλλων ποιότητας υπηρεσίας, είναι ότι η δέσμευση πόρων γίνεται από το δέκτη και όχι από τον πομπό της πληροφορίας. Κάτι τέτοιο είναι απόλυτα επιθυμητό για το σύστημα Enamorado και τον IMS ειδικότερα, γιατί με την υιοθέτηση του RSVP απαλλάσσεται ο IMS από την επιπρόσθετη λειτουργία της δέσμευσης πόρων για τις ροές που αποστέλλει.

Το  RSVP τοποθετείται αμέσως πάνω από το στρώμα IP στη στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP καταλαμβάνοντας τη θέση πρωτοκόλλου μεταφοράς. Ωστόσο, παρέχει υπηρεσίες επιπέδου συνόδου με την προϋπόθεση ότι δε μεταφέρει δεδομένα εφαρμογής. Για τη δέσμευση πόρων ο δέκτης, πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της κίνησης που πρόκειται να αρχίσει να λαμβάνει. Για αυτό πριν ο δέκτης αρχίσει να δεσμεύει πόρους, ο πομπός στέλνει ένα ειδικό μήνυμα, το PATH message, με σκοπό να ενημερώσει το δέκτη και τους ενδιάμεσους δρομολογητές για τα χαρακτηριστικά της κίνησης που πρόκειται να εκπέμψει. Ο κάθε ενδιάμεσος δρομολογητής ελέγχει την εγκυρότητα του PATH και το αποθηκεύει πριν το προωθήσει στον επόμενο δρομολογητή. Ο λόγος για την ενδιάμεση αποθήκευση του PATH είναι ότι για κάθε ένα μήνυμα PATH που αποθηκεύει ένας ενδιάμεσος δρομολογητής, δέχεται μία ή περισσότερες αιτήσεις για δέσμευση πόρων μέσω μηνυμάτων RESV messages που λαμβάνει από την πλευρά των δεκτών. Έτσι αν για κάποιο λόγο ο πομπός σταματήσει να στέλνει δεδομένα ο κάθε ενδιάμεσος δρομολογητής μπορεί να αναλάβει κατάλληλη δράση και να καταργήσει όλες τις δεσμεύσεις πόρων που αφορούν στη συγκεκριμένη ροή πακέτων. Όταν το PATH περάσει από όλους τους ενδιάμεσους δρομολογητές και φθάσει στον δέκτη, αυτός στέλνει στο δίκτυο RSVP το κατάλληλο μήνυμα RESV. Κατά την άφιξη των RESV μηνυμάτων στους ενδιάμεσους δρομολογητές γίνονται δύο έλεγχοι. Ένας για να διαπιστωθεί αν ο χρήστης έχει τα δικαιώματα που ζητά και ο δεύτερος αν μπορούν να του εκχωρηθούν οι πόροι που αιτείται. Σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει σφάλμα στέλνεται ένα μήνυμα λάθους RESV_ERR στον δέκτη που ζήτησε την αντίστοιχη δέσμευση. Περισσότερα στο ‎[7].

Η διασύνδεση που προσφέρει το δίκτυο πυρήνα για τα υπόλοιπα μέρη της αρχιτεκτονικής του Enamorado είναι πολύ μεγάλης σημασίας, μιας και καθορίζει την ταχύτητα μεταφοράς του περιεχομένου και την επιβολή οποιασδήποτε πολιτικής τηλεπικοινωνιακής κίνησης.

Όσον αφορά στα δίκτυα πρόσβασης, το AP του wireless LAN συνδέεται με το δίκτυο πυρήνα μέσω σύνδεσης των 100Mbit. Το UMTS δίκτυο συνδέεται στο δίκτυο πυρήνα, μέσω ATM switches με συνδέσεις ATM συνολικού εύρους ζώνης 155Mbit. Η ATM σύνδεση συνδέεται στο GGSN στοιχείο τόσο του UMTS, όσο και του GPRS. Ακολούθως κάθε GGSN συνδέεται με το αντίστοιχο SGSN, προκειμένου να συνδέσει το ασύρματο δίκτυο πρόσβασης κάθε δικτύου με το IP εξωτερικό δίκτυο πυρήνα.

### Πρωτόκολλα και Διαεπαφές

Ξεκινώντας από τη μεριά του πελάτη και πηγαίνοντας προς τον IMS, το πρώτο πράγμα που συναντά κανείς είναι το δίκτυο πρόσβασης. Λόγω των τριών επιμέρους υποδικτύων που το απαρτίζουν, η στοίβα πρωτοκόλλων για την επικοινωνία του τερματικού με τον IMS δεν παραμένει ίδια. Για το λόγο αυτό εξετάζεται κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά.

Σε κάθε περίπτωση η στοίβα πρωτοκόλλων του IMS  παραμένει ίδια και φαίνεται παρακάτω στον Πίνακας 2. Η αναφορά των στρωμάτων γίνεται με βάση το πρότυπο του OSI/ISO.

Πίνακας 2 - Στοίβα Πρωτοκόλλων του IMS

| Επίπεδο OSI | Πρωτόκολλο |
| --- | --- |
| Εφαρμογής | Java, OSGI, XML | Περιεχόμενο |
| Συνόδου | HTTP |
| Μεταφοράς | TCP |
| Δικτύου | IP |
| Ελέγχου Ζεύξης | 10/100 baseT |
| Φυσικό | 10/100 baseT |

Η πρώτη περίπτωση, είναι αυτή όπου το δίκτυο πρόσβασης είναι GPRS, οπότε πρόκειται για 2/2.5G δίκτυο με υπηρεσία εφαρμογής το πρότυπο WAP. Σε αυτή την περίπτωση η στοίβα πρωτοκόλλων του πελάτη είναι μια τυπική στοίβα πρωτοκόλλων WAP 1.x, η οποία φαίνεται στον Πίνακας 3. Το αναγκαίο κομμάτι που πρέπει να προστεθεί είναι μια πύλη (gateway) WAP, για τη μετατροπή του WAP σε HTTP. Μέχρι το στρώμα δικτύου η πύλη WAP είναι ίδια με τον IMS. Από το στρώμα δικτύου και πάνω έχει το ένα μέρος, προς τη μεριά του IMS, ίδιο με αυτόν και από το άλλο στρώμα περιλαμβάνει τα στρώματα 4 και 5 της στοίβας WAP 1.x. Αυτή η πύλη βρίσκεται μεταξύ του IMS και του στοιχείου GGSN.

Πίνακας 3 - Στοίβα Πρωτοκόλλων Πελάτη GPRS

| Επίπεδο OSI | Πρωτόκολλο |
| --- | --- |
| Εφαρμογής | WAE | WAE Περιεχόμενο |
| Συνόδου | WSP |
|  | WTP |
| Μεταφοράς | WTLS |
|  | WDP |
| Δικτύου | IP |
| Ελέγχου Ζεύξης | SNDCP |
|  | LLC |
|  | RLC |
|  | MAC |
| Φυσικό | RF GSM |

Στην περίπτωση δικτύου πρόσβασης 3ης γενιάς (UMTS), το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του χρήστη είναι WAP 2.x. Οι στοίβες των τερματικών των χρηστών τέτοιων δικτύων προσφέρουν τα πρωτόκολλα TCP (WP-TCP) και UDP (WP-UDP) όπως φαίνεται στον Πίνακας 4, οπότε μπορούν να συνδεθούν απευθείας με τον IMS μέσω HTTP ή RTP. Προαιρετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας WAP proxy εξυπηρετητής μεταξύ του GGSN και του IMS, για αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης.

Πίνακας 4 - Στοίβα Πρωτοκόλλων Πελάτη UMTS

| Επίπεδο OSI | Πρωτόκολλο |
| --- | --- |
| Εφαρμογής | Java, OSGI, XML | Περιεχόμενο |
| Συνόδου | WP-HTTP | RTP |
| Μεταφοράς | WP-TCP | UDP |
| Δικτύου | IP |
| Ελέγχου Ζεύξης | PDCP |  |
|  | RLC |
|  | MAC |
| Φυσικό | L1 |

Εάν το δίκτυο πρόσβασης είναι ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN), θεωρώντας ότι χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο IEEE 802.11b (συμβατό με τα άλλα 802.11x), η στοίβα πελάτη είναι ίδια με την περίπτωση σύνδεσης από τυπικό Ethernet LAN. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πρωτόκολλα της IEEE 802.11x, είναι συμβατά με όλα τα ανώτερα στρώματα πρωτοκόλλων που βασίζονται σε MAC υπόστρωμα. Η παράδοση περιεχομένου σε τέτοιο τερματικό γίνεται με RTP/UDP και η επιλογή περιεχομένου με την διαχείριση και παράδοση των πρακτόρων  μέσω HTTP/TCP. Η στοίβα πρωτοκόλλων του πελάτη φαίνεται στον Πίνακας 5.

Πίνακας 5 - Στοίβα Πρωτοκόλλων Πελάτη WLAN

| Επίπεδο OSI | Πρωτόκολλο |
| --- | --- |
| Εφαρμογής | Java, OSGI, XML | Περιεχόμενο |
| Συνόδου | HTTP | RTP |
| Μεταφοράς | TCP | UDP |
| Δικτύου | IP |
| Ελέγχου Ζεύξης | 802.11b |
| Φυσικό | 802.11b |

Η σύνδεση του τερματικού με τον IMS γίνεται μέσω ενός ADSL modem και γραμμής ATM. Όλα τα ενδιάμεσα στοιχεία μεταξύ τερματικού-IMS, έχουν στοίβες μέχρι το IP επίπεδο, στο οποίο χρησιμοποιείται το IP πρωτόκολλο. Στα κατώτερα έχουμε μετατροπή του 802.11b σε 10/100baseT σε ATM/G.221, ATM ATM/MPLS (σε δρομολογητές του δικτύου πυρήνα που υλοποιούν την ποιότητα υπηρεσίας και 10/100baseT διαδοχικά μέχρι τον IMS.

### Σενάρια και Υπηρεσίες

Τα σενάρια λειτουργίας που θα ληφθούν υπόψη από το δίκτυο για την παροχή υπηρεσιών, διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της τερματικής συσκευής χρήστη. Αυτό είναι λογικό, αν ληφθεί υπόψη ότι οι δυνατότητες των συσκευών καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το είδος των υπηρεσιών που μπορεί να προσφερθεί στο χρήστη.

Το σενάριο πιο απλοποιημένων υπηρεσιών περιλαμβάνει την πρόσβαση του χρήστη στο Enamorado, μέσω δικτύου GPRS και εφαρμογής μηνυμάτων πολυμέσων (Multimedia Messages, MMS). Οι περιορισμένες δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας δεν επιτρέπουν την πλήρη αναδίπλωση των υπηρεσιών του Enamorado. Έτσι ο χρήστης, μέσω του πάροχου του δικτύου GPRS, συνδέεται με το Διαχειριστή Επεξεργασίας Αιτήσεων του IMS και αναζητεί το περιεχόμενο, αφού πρώτα πιστοποιηθεί η εγκυρότητα των στοιχείων του. Μετά την επιλογή του περιεχομένου, τίθεται από τον IMS το ερώτημα αποδοχής της κλήσης στον SS. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης ο Διαχειριστής Παροχής Περιεχομένου αρχίζει τη διοχέτευση πακέτων της ροής πολυμέσων προς το χρήστη, μέσω του MMS/SMS εξυπηρετητή του δικτύου GPRS. Σε αυτό το στοιχείο δικτύου πρέπει να γίνει και η μετατροπή των πακέτων της ροής πολυμέσων σε MMS περιεχόμενο. Βέβαια, η λίστα των διαθέσιμων περιεχομένων είναι κατά πολύ μειωμένη, γιατί οι περισσότεροι τύποι πολυμέσων δεν μπορούν να αποσταλούν μέσω μηνυμάτων.

Στην περίπτωση του UMTS δικτύου πρόσβασης ο χρήστης διαθέτει μια ισχυρότερη πλατφόρμα και επομένως έχει πρόσβαση σε περισσότερους τύπους πολυμέσων (πρακτικά σε όλους). Η διαδικασία είναι παρόμοια με το GPRS, μόνο που στο τέλος η ροή των πακέτων δεν μετατρέπεται σε μηνύματα. Εδώ όμως, ακριβώς πριν την προβολή του περιεχομένου απαιτείται η εγκατάσταση των πρακτόρων και η αναπροσαρμογή του υλικού του τερματικού, σε περίπτωση που δεν είναι ήδη εγκατεστημένο το κατάλληλο codec. Η περιήγηση στο περιβάλλον αναζήτησης περιεχομένου γίνεται μέσω του συνδυασμού πρωτοκόλλων HTTP/TCP. Η παράδοση του περιεχομένου ακολουθεί την τυπική πλέον τακτική του συνδυασμού RTP/UDP.

Το σενάριο είναι παρόμοιο με την περίπτωση του UMTS. Ο χρήστης συνδέεται μέσω της συσκευής του με το Διαδίκτυο. Η περιήγησή του, βασισμένη σε HTTP, γίνεται μέσω της γρήγορης σύνδεσης που παρέχει η ADSL σύνδεση του WLAN με το IP δίκτυο πυρήνα. Μετά την πιστοποίηση, περιήγηση και επιλογή περιεχομένου, λαμβάνεται από τον SS η απόφαση για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εξυπηρέτησης. Εάν η απάντηση είναι καταφατική, ο IMS αποστέλλει τη ροή από την αποθήκη του CPE στον τελικό χρήστη μέσω της γρήγορης σύνδεσης.

Από τα παραπάνω σενάρια γίνεται εμφανές ότι το Enamorado θα πρέπει να παρέχει έναν αριθμό σταθερών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων όμως ανάλογα με τη συσκευή του πελάτη και το δίκτυο πρόσβασης που χρησιμοποιεί. Συνοπτικά οι υπηρεσίες αυτές είναι:

- Σύνδεση τερματικού με (αρμόδιο) εξυπηρετητή πιστοποίησης στοιχείων χρήστη.

- Πιστοποίηση στοιχείων (όνομα χρήστη, κωδικός).

- Εξακρίβωση του προφίλ της τρέχουσας συσκευής χρήστη.

- Περιήγηση χρήστη στον κατάλογο περιεχομένου.

- Αίτηση παροχής υπηρεσίας.

- Εξακρίβωση εγκατεστημένων πρακτόρων στη συσκευή.

- Αποστολή αναγκαίων πρακτόρων.

- Τελική παράδοση περιεχομένου.

## Περιβάλλον Παραγωγής Περιεχομένου

Το Περιβάλλον Παραγωγής Περιεχομένου (Content Production Environment, CPE) είναι η μονάδα του συστήματος του Enamorado που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των πολυμέσων που πρόκειται να διανεμηθούν στους πελάτες του συστήματος. Η λειτουργία της θα πρέπει να γίνεται κατά κύριο λόγο σε πραγματικό χρόνο, μιας και τα περισσότερα γεγονότα που συνήθως ελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από απόψεως παρακολούθησης, παρακολουθούνται την ώρα που διαδραματίζονται (ποδοσφαιρικός αγώνας και επικαιρότητα). Βέβαια, θα υπάρχει και περιεχόμενο το οποίο βρίσκεται σε αποθηκευμένη μορφή, οπότε το CPE θα πρέπει να το συλλέξει και να το εμπλουτίσει.

Εκτός της πρόκλησης για την αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων από τη μεριά του πελάτη, το CPE θα πρέπει να αντιμετωπίσει και την πρόκληση της διαρκούς αλλαγής των τύπων πολυμέσων που διατίθενται και προτιμώνται στην αγορά. Ταυτόχρονα, ο παραγωγός έχοντας στη διάθεσή του μόνο ένα περιεχόμενο (την κάλυψη ενός γεγονότος) θέλει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της επένδυσής του. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει το περιεχόμενο να εμπλουτισθεί, να γίνει πιο αλληλεπιδραστικό και ταυτόχρονα να διανεμηθεί σε όσο το δυνατό περισσότερα τερματικά. Επομένως το CPE θα πρέπει:

- Να συλλέγει περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο από διαφορετικές εν γένει πηγές.

- Να εμπλουτίζει το περιεχόμενο με γραφικά, συνθετικά στοιχεία και μετα-πληροφορία (metadata).

- Να παράγει διαφορετικές εκδόσεις του περιεχομένου για διαφορετικές κατηγορίες πελατών και σε διαφορετικές σε διαφορετικές οπτικές αναλύσεις, προκειμένου να υποστηρίζονται διαφορετικές συσκευές παρακολούθησης.

- Να διαχειρίζεται την ποικιλία των παραγόμενων εκδόσεων περιεχομένου και προτιμήσεων των πελατών.

- Να συγκεντρώνει τα δεδομένα για μετάδοση στον τελικό χρήστη.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνονται σε πραγματικό χρόνο και με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.

Στην Εικόνα 5 φαίνεται η λειτουργική αρχιτεκτονική του CPE σε σχέση με το υπόλοιπο περιβάλλον του Enamorado. Το CPE λαμβάνει διάφορες εισόδους περιεχομένου τις επεξεργάζεται σε μια διαδικασία δύο βημάτων, κωδικοποιεί το περιεχόμενο των πολυμέσων και το αποθηκεύει σε μία μνήμη cache για να το ανακτήσει ο IMS και να το διανέμει στους πελάτες. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις περιπτώσεις παραδοσιακής εκπομπής περιεχομένου. Αυτή η εκπομπή θα πρέπει να μείνει ανεξάρτητη από τα εργαλεία επέκτασης των συνηθισμένων μορφών περιεχομένου, προκειμένου οι κλασσικοί πάροχοι εκπομπών να μην θέσουν σε κίνδυνο τα οφέλη από την κλασσική διανομή υλικού.

Η συλλογή ζωντανού υλικού (Live Data Input) για τη δημιουργία περιεχομένου γίνεται από κλασσικές συσκευές σύλληψης ήχου και εικόνας. Τα μικρόφωνα και οι κάμερες είναι προτιμότερο να είναι ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να μην μεσολαβεί η μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό (Analog-to-Digital, A/D) του συλληφθέντος σήματος. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται γρηγορότερη η διαδικασία συλλογής, κάτι ιδιαίτερα επιθυμητό για την ικανοποίηση της λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Οι συσκευές συλλογής εικόνας και ήχου βρίσκονται στο χώρο του γεγονότος, και επομένως η μεταφορά των δεδομένων μέχρι την φυσική τοποθεσία του CPE θα γίνεται με τους κλασσικούς τρόπους ασύρματης μετάδοσης. Ο αριθμός των συσκευών που διατίθενται στο χώρο του γεγονότος είναι καθοριστικός για την ποιότητα της ανάλυσης των πολυμέσων και της μετάδοσης. Επίσης, καθορίζει το βαθμό στον οποίο μπορούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα, ώστε να δημιουργηθεί περιεχόμενο επέκτασης (αργές φάσεις για αγώνες, διαφορετικές λήψεις για γεγονότα επικαιρότητας).

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών επέτρεψε την υιοθέτηση της επεξεργασίας γραφικών σε πραγματικό χρόνο, όπως για παράδειγμα ένα βέλος που δείχνει την κίνηση ενός αθλητή σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ή ένα βέλος που επισημαίνει ένα σημαντικό στοιχείο ενός γεγονότος επικαιρότητας. Τέτοιου είδους γραφικά είναι ιδιαίτερα επιθυμητά από τους πελάτες. Η είσοδος ζωντανού υλικού με τέτοια γραφικά (Live Data Enhancement) μπορεί να γίνει και αυτή σε πραγματικό χρόνο και θα θεωρείται απαραίτητη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εικόνα 5 -Περιβάλλον Παραγωγής Πολυμέσων

Τα μετα-δεδομένα (Live Metadata) αποτελούν μια σημαντική πηγή περιεχομένου για το CPE. Πρόκειται για πληροφορία που περιγράφει το πραγματικό περιεχόμενο των πολυμέσων. Τα μετα-δεδομένα δημιουργούν μια βάση για μηχανισμούς ευρετηριοποίησης του περιεχομένου και βοηθούν στη διαχειριστική λειτουργία των πολυμέσων με μεταγενέστερο στάδιο. Ένα παράδειγμα μετα-δεδομένων, συναντά κανείς σε σύγχρονα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε τέτοια γεγονότα, τα δεδομένα που δημιουργούνται καταλαμβάνουν αρκετό όγκο. Για να γίνει εύκολα η πιστοποίηση του τηλεοπτικού χρόνου που έχουν συμφωνήσει οι χορηγοί των αγώνων χρειάζεται να δοθούν πειστήρια (σε μορφή video), των στιγμιότυπων στα οποία εμφανίστηκαν τα λογότυπά τους εντός των αγωνιστικών χώρων. Η λύση για το πρόβλημα είναι τα μετα-δεδομένα. Παράλληλα με τη σύλληψη, επεξεργασία, διανομή και αποθήκευση του περιεχομένου, δημιουργούνται μετα-δεδομένα, τα οποία περιγράφουν για τον κάθε χορηγό τις εμφανίσεις στιγμιότυπων, τα αθλήματα που έγιναν και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες με αποδοτικό τρόπο. Τα μετα-δεδομένα σε κάθε περίπτωση μπορούν να εισάγονται αυτόματα, ή με χειροκίνητο τρόπο.

Το περιεχόμενο που ανακτάται σε πραγματικό χρόνο από το χώρο που διαδραματίζεται, μπορεί να εμπλουτισθεί και με υλικό που έχει υποστεί επεξεργασία σε πρωθύστερο χρόνο. Το καταγεγραμμένο υλικό και τα καταγεγραμμένα μετα-δεδομένα (Pre-Recorded Data/Metadata), εκτός του εμπλουτισμού των ζωντανών δεδομένων, αποτελούν από μόνα τους περιεχόμενο για διανομή. Έτσι, μπορούν είτε να περάσουν πρώτα από το CPE για εμπλουτισμό ζωντανού περιεχομένου, είτε να οδηγηθούν κατευθείαν από τον IMS για παράδοση στον τελικό πελάτη.

Το σημαντικότερο κομμάτι του CPE είναι το τμήμα επεξεργασίας του περιεχομένου που συλλέγεται από τους αντίστοιχους μηχανισμούς. Αποτελείται από δύο επιμέρους βαθμίδες: την Πραγμάτωση Εκπομπής (Broadcast Realization) και την Πραγμάτωση Πολυμέσων (Multimedia Realization). Η πρώτη μονάδα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή ελκυστικής πραγμάτωσης περιεχομένου για εκπομπή από τρεις εισόδους, το ζωντανό υλικό, το εμπλουτισμένο υλικό και τα ζωντανά μετα-δεδομένα. Η ροή των δεδομένων εξόδου πρέπει να είναι συνεχής, οπότε σε περιόδους αδράνειας ή διαλειμμάτων χρησιμοποιείται προ-αποθηκευμένο υλικό. Ο τύπος της διανομής είναι ένα- προς- πολλαπλά μέρη. Πρέπει να τονισθεί, ότι η έξοδος της Πραγμάτωσης Εκπομπής είναι ενός τύπου πολυμέσων, για παράδειγμα μόνο SD video  ή μόνο HD video ή μόνο κωδικοποιημένο σε MPEG-2 πρότυπο (κατάλληλο για ψηφιακή τηλεόραση) περιεχόμενο.

Η μονάδα Πραγμάτωση Πολυμέσων είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση πολυμέσων πραγματικού χρόνου στην πλατφόρμα του χρήστη. Το υπόβαθρο που υλοποιεί για την παρακολούθηση του περιεχομένου είναι προσανατολισμένο με τα πρότυπα του παγκόσμιου ιστού. Τα γεγονότα αναφέρονται στο χρήστη με τη μορφή έντονων τίτλων σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθείται στην περίπτωση της εκπομπής του περιεχομένου. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει χρήσιμα εργαλεία για το χρήστη και κυρίως τα αναγκαία για τη ρύθμιση των προτιμήσεών του.

Η έξοδος που παράγει η μονάδα Πραγμάτωση Πολυμέσων δεν είναι έτοιμη για παράδοση στον τελικό χρήστη. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν οι πράκτορες υλικού και λογισμικού που το αποκωδικοποιούν. Η διαδικασία για την παραγωγή τους σχετίζεται με την πλατφόρμα στην οποία υλοποιούνται. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες (διαχείριση, εγκατάσταση) περιγράφηκαν στο κομμάτι ανάλυσης της συσκευής του Enamorado.

# Κεφάλαιο 2

# Προσαρμογή Περιεχομένου με RTP/RTCP

## Εισαγωγή

Το περιεχόμενο που διακινείται στα δίκτυα νομαδικών χρηστών, αφορά κυρίως σε ροές δεδομένων πολυμέσων (multimedia streams). Με τον όρο διοχέτευση ροής δεδομένων (streaming) περιγράφεται η διαδικασία προβολής ενός αρχείου πολυμέσων, χωρίς αυτό να έχει κατέβει ολόκληρο από το δίκτυο, αλλά καθώς λαμβάνονται τα πακέτα της ροής. Η τεχνολογία της ροής δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο Διαδίκτυο, γιατί ο χρήστης δεν χρειάζεται να περιμένει μέχρι να κατεβάσει ένα μεγάλο αρχείο (όπως μια ταινία) για να το δει, αλλά μπορεί να το βλέπει καθώς κατεβαίνει.

Η διοχέτευση ροών δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα σύγχρονα ετερογενή δίκτυα. Μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη όλων των εφαρμογών πραγματικού χρόνου, οι οποίες είναι αδύνατο να υλοποιηθούν στη σημερινή best-effort λογική του Διαδικτύου. Ο λόγος είναι απλός. Οι εφαρμογές πραγματικού χρόνου (πολυμέσα, επικοινωνία, αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες) είναι ευαίσθητες στις χρονικές διακυμάνσεις που υπόκειται τα πακέτα σε ένα δίκτυο best-effort λογικής. Αντίθετα, δεν τις ενδιαφέρει η απόλυτα αξιόπιστη μεταφορά πακέτων που προσφέρει ο μηχανισμός επιβεβαίωση λήψης.

Για τις υπηρεσίες πραγματικού χρόνου που παρέχει το Enamorado κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση μιας στρατηγικής διοχέτευσης ροής δεδομένων για την παράδοση του περιεχομένου στο χρήστη. Για την απρόσκοπτη και βέλτιστη υλοποίησή της πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί. Αυτοί έχουν στόχο την προσαρμογή του περιεχομένου και της συσκευής χρήστη, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες δικτύου. Πρώτος μηχανισμός σε αυτή την προσπάθεια είναι το πρωτόκολλο μεταφοράς που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του δικτύου. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ο συνδυασμός RTP/RTCP. Οι λόγοι επιλογής του  και η λειτουργία του αποτελούν αντικείμενο των επόμενων παραγράφων.

## RTP/RTCP Πρωτόκολλο

### Ανάγκη εισαγωγής του RTP πρωτοκόλλου

Το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο μεταφοράς (επιπέδου μεταφοράς) στο Διαδίκτυο είναι το TCP ακολουθούμενο από το UDP. Το πρώτο παρέχει υπηρεσία προσανατολισμένη σε σύνδεση με επιβεβαίωση λήψης των πακέτων, ενώ το δεύτερο παρέχει ανεπιβεβαίωτη υπηρεσία αποστολής χωρίς σύνδεση.

Τα δύο πρωτόκολλα αν και διαφορετικά σε προσανατολισμό και λειτουργία δεν είναι σε θέση να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες των σύγχρονων υπηρεσιών πολυμέσων πραγματικού χρόνου. Πράγματι τηλεπικοινωνιακή κίνηση αυτού του είδους έχει μεγάλες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και συγχρονισμό, κατευθύνσεις, οι οποίες ποτέ δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασμό των πρωτοκόλλων TCP, UDP, αλλά ούτε και οδήγησαν σε τροποποιήσεις και βελτιώσεις.

Το πρωτόκολλο TCP, αν και προσανατολισμένο σε σύνδεση, δεν μπορεί να υποστηρίξει αποδοτικά υπηρεσίες πολυμέσων. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στη λειτουργία των επιβεβαιώσεων που παρέχει, μιας και τα επιπλέον πακέτα επιβεβαίωσης λήψης, προκαλούν πρόσθετο τηλεπικοινωνιακό φόρτο. Επίσης η σύνδεση που παρέχει το πρωτόκολλο από άκρο-σε-άκρο, δεν υποστηρίζει ικανοποιητικά την υλοποίηση υπηρεσίας πολλαπλών προορισμών (multicast). Εδώ το πρόβλημα δημιουργείται στη διαστασιολόγηση του δικτύου υποστήριξης τέτοιας υπηρεσίας. Οι πρόσθετοι μηχανισμοί που θα πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να αυξηθούν οι αποδέκτες του ίδιου πακέτου, προκαλούν επιπρόσθετες καθυστερήσεις στις αποστολές των ροών δεδομένων, με αποτέλεσμα όταν ο αριθμός των ταυτόχρονων αποδεκτών να αυξάνεται, να δημιουργούνται επιπρόσθετες καθυστερήσεις αφίξεων πακέτων, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν αποσυγχρονισμό των ροών.

Αντίστοιχα το πρωτόκολλο UDP, αν και δεν υποστηρίζει επιβεβαίωση λήψης πακέτων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή συγχρονισμένων ροών, αφού δεν περιλαμβάνει εγγενή μηχανισμό χρονοσήμανσης πακέτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που ούτε το TCP πρωτόκολλο υποστηρίζει. Ωστόσο, το UDP δεν υποστηρίζει παράδοση πακέτων με τη σειρά αποστολής, γεγονός που οδηγεί εύκολα σε αποσυγχρονισμό των ροών πολυμέσων.

Επομένως, τόσο το TCP όσο και το UDP πρωτόκολλο δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν αποδοτικά τη μεταφορά κίνησης πραγματικού χρόνου. Ιδιαίτερα για τις σύγχρονες υπηρεσίες πολυμέσων μεγάλου εύρους ζώνης, οι όποιες λύσεις προτάθηκαν με βάση τα δύο αυτά πρωτόκολλα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κλιμάκωσης, όταν τα μεγέθη δεδομένων, δικτύων και πελατών αυξάνονται.

### Χαρακτηριστικά RTP πρωτοκόλλου

Το RTP πρωτόκολλο είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά κίνησης ροών δεδομένων πραγματικού χρόνου (ήχος-εικόνα), σε υπηρεσίες πολλαπλού προορισμού (multicast, real-time data streams). Ως τέτοιο περιλαμβάνει πολλά εγγενή χαρακτηριστικά απαραίτητα για την αποδοτική μεταφορά αυτού του είδους κίνησης. Συνοπτικά αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν κατάλληλο για μεταφορά κίνησης πραγματικού χρόνου.

- Ανακατασκευή χρόνου.

- Ανίχνευση απωλειών.

- Ασφάλεια αναγνώρισης.

- Αναγνώριση περιεχομένου.

- Υπηρεσία πολλαπλών προορισμών (multicast) ή υπηρεσία μοναδικού προορισμού (unicast).

- Μονόδρομη μεταφορά (video-on-demand) ή διαδραστικές υπηρεσίες (Internet telephony).

- Χρονοσήμανση πακέτων.

- Αρίθμηση σειράς.

- Μεταφορά δεδομένων πραγματικού χρόνου από άκρο-σε-άκρο.

Τα παραπάνω ικανοποιούνται εγγενώς και με μεγάλη ευκολία από το RTP, γιατί έχει σχεδιασθεί για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

### RTP πρωτόκολλο

#### Λειτουργία του RTP

Για την αποδοτική μεταφορά κίνησης πραγματικού χρόνου μέσα από δίκτυα πακέτου η ομάδα Internet Engineering Task Force (IETF) σχεδίασε το πρωτόκολλο μεταφοράς κίνησης πραγματικού χρόνου, Real-Time Transport Protocol (RTP)  και το συμπληρωματικό του RTCP.

Το RTP πρωτόκολλο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα πρωτόκολλο μεταφοράς κίνησης  πραγματικού χρόνου από άκρο-σε-άκρο. Παρόλο που το πρωτόκολλο χαρακτηρίζεται ως πρωτόκολλο μεταφοράς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει πάντα, μιας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο πάνω από το στρώμα IP (ως πρωτόκολλο μεταφοράς), όσο και πάνω από UDP. Μάλιστα η στενή σχέση του με το στρώμα εφαρμογής που απαντάται συχνά, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το RTP, μπορεί πιο σωστά να θεωρηθεί ως ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εφαρμογές μπορούν να αναπτύξουν ένα καινούργιο πρωτόκολλο, προσαρμοσμένο στις δικές τους απαιτήσεις.

Μία σύνοδος RTP συνήθως αποτελείται από μία θύρα RTP (στην πραγματικότητα ένα UDP port), μία θύρα RTCP (η αμέσως επόμενη UDP port) και την IP διεύθυνση του συμμετέχοντα. Δηλαδή επιπρόσθετα της IP διεύθυνσης και της πόρτας υπολογιστή που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση στα TCP, UDP πρωτόκολλα, στην περίπτωση του RTP είναι αναγκαία ακόμα μία πόρτα για το επικουρικό πρωτόκολλο (θα αναλυθεί παρακάτω η λειτουργία του).

#### Μορφή RTP πακέτου

Η μορφή ενός RTP πακέτου δίνεται με λεπτομέρεια στον Πίνακας 6. Τα πρώτα 32 bits, είναι ψηφία ελέγχου: Προς το παρόν η έκδοση του πρωτοκόλλου έχει την τιμή (V) = 2. Το ψηφίο παραγεμίσματος (P), δηλώνει εάν έχει γίνει παραγέμισμα στο τέλος του πακέτου (όταν οι εφαρμογές απαιτούν σταθερό μήκος πακέτων). Το (X) δηλώνει εάν υπάρχει πειραματική επέκταση μετά τη σταθερή επικεφαλίδα. Το πεδίο (CC) δηλώνει τον αριθμό των πεδίων SSRC_x, τα οποία είναι τα στοιχεία αναγνώρισης των πηγών που συνεισφέρουν στη ροή και ακολουθούν τη σταθερή επικεφαλίδα.

Πίνακας 6 - Μορφή του RTP πακέτου

| V | P | X | CC | M | PT | Sequence number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timestamp |
| Synchronization source (SSRC) identifier |
| Contributing source (SSRC_1) identifier |
| … |
| Contributing source (SSRC_n) identifier |
| P A Y L O A D |

Το πεδίο (M) χρησιμοποιείται ως ενδείκτης και το (PT) δηλώνει το είδος του ωφέλιμου φορτίου του πακέτου. Ο αριθμός σειράς (Sequence number) είναι ένας αυξανόμενος μετρητής που αρχικοποιείται από την πηγή σε ένα τυχαία επιλεγμένο αριθμό. Η χρονοσήμανση (Timestamp), αντιστοιχεί στο στιγμιότυπο δημιουργίας της πρώτης οκτάδας του ωφέλιμου φορτίου. Το αναγνωριστικό συγχρονισμού πηγής (Synchronization Source Identifier) ή  (SSRC) αποτελεί μια τυχαία επιλεγμένη τιμή που αντιστοιχεί μονοσήμαντα στην πηγή σε μια σύνοδο. Ωστόσο, σε κάθε εφαρμογή θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ότι δεν υπάρχει ταύτιση των SSRC δύο πηγών, αν και κάτι τέτοιο μοιάζει σχεδόν αδύνατο. Τα επόμενα πεδία στοιχείων αναγνωρίσεως των συνεισφερόντων πηγών (SSRC_x) που ακολουθούν τη σταθερή επικεφαλίδα, παρέχονται από το μίκτη, ο  οποίος και αναλύεται παρακάτω.

#### Μίκτες και Μεταφραστές

Σε περίπτωση χρήσης του πρωτοκόλλου για υπηρεσίες πολλαπλού προορισμού, το πεδίο (SSRC) υποδηλώνει την πηγή μέσα στην ομάδα των κόμβων δικτύου στην οποία γίνεται η πολλαπλή παράδοση. Υπάρχουν δύο είδη πηγών με ιδιαίτερες λειτουργίες. Οι μίκτες συνδυάζουν πακέτα από πολλούς αποστολείς και τα προωθούν σε ένα ή περισσότερους προορισμούς. Ο μίκτης καθορίζει το (SSRC) ενώ οι πηγές από τις οποίες  προήλθαν τα πακέτα που συνδυάστηκαν καθορίζουν τα πεδία (SSRC_x). Οι μεταφραστές μπορούν να αλλάξουν τη μορφή των δεδομένων μέσα στο πακέτο.

#### Τύποι ωφέλιμου φορτίου

Πριν το RTP χρησιμοποιηθεί για μια συγκεκριμένη εφαρμογή πρέπει να καθορισθούν οι κώδικες ωφέλιμων φορτίων και οι πραγματικού τύποι ωφέλιμων φορτίων. Ο καθορισμός των κωδίκων και των τύπων φορτίων μπορεί να γίνει σε μια αναφορά προδιαγραφών προφίλ, στην οποία μπορεί να περιγράφονται συγκεκριμένες επεκτάσεις και τροποποιήσεις του RTP για την εφαρμογή.

Οι κωδικοποιήσεις των τύπων φορτίων περιγράφονται συνήθως σε τεχνικές αναφορές της IETF (RFCs). Σε αυτά περιγράφονται τα περισσότερα είδη κωδικοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για πολυμέσα. Επίσης υπάρχουν σε ενδεικτική μορφή αναφορές για τα περισσότερα καινούργια πρότυπα, ενώ ολοκληρώνονται και εκείνες που αφορούν στα πρότυπα αιχμής.

### RTCP πρωτόκολλο

#### Λειτουργία του RTCP

Το RTCP πρωτόκολλο είναι επικουρικό του RTP, με σκοπό την παροχή δεδομένων ανάδρασης, σχετικών με την ποιότητα της αποστολής των δεδομένων, στους συμμετέχοντες σε μια σύνοδο RTP.

Για την ορθή λειτουργία του συνδυασμού RTP/RTCP είναι αναγκαίο το υποκείμενο πρωτόκολλο να υποστηρίζει πολυπλεξία των δεδομένων του RTP με τα δεδομένα ελέγχου του RTCP. Στην περίπτωση του UDP κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με διαδοχικές πόρτες υπολογιστή, κάτι που ήδη έγινε φανερό από την παραπάνω περιγραφή μιας συνόδου RTP.

Οι κύριες λειτουργίες του RTCP είναι η επίβλεψη του QoS και του ελέγχου συμφόρησης, η ταυτοποίηση περιεχομένου και η εκτίμηση μεγέθους της συνόδου. Τα RTCP πακέτα περιέχουν άμεσες πληροφορίες για την επίβλεψη της ποιότητας-υπηρεσίας. Ένα εργαλείο διαχείρισης δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίβλεψη του φόρτου του δικτύου βασιζόμενο μόνο στα δεδομένα των RTCP πακέτων.

Επίσης, εκτός από το πεδίο (SSRC) με το οποίο μπορεί να αναγνωρισθεί η πηγή της RTP ροής, το RTCP πακέτο μπορεί να φέρει επιπλέον πληροφορίες για την πηγή, υπό τη μορφή κειμένου, οι οποίες ονομάζονται «κανονικό όνομα» (canonical name), και αποτελούν έναν αναγνωριστικό επιπέδου μεταφοράς.

Τα πακέτα RTCP στέλνονται περιοδικά σε κάθε ένα συμμετέχοντα στη σύνοδο RTP, υπό τη μορφή υπηρεσίας πολλαπλών προορισμών. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότεροι συμμετέχοντες υπάρχουν (αυξάνει η κλίμακα της συνόδου), τόσο περισσότερη πληροφορία ελέγχου πρέπει να ανταλλαχθεί, κάτι που λογικά μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον φόρτο. Για το λόγο αυτό υπάρχει ένα trade-off μεταξύ του πρόσφατου της πληροφορίας ελέγχου και της κίνησης ελέγχου. Συνήθως η κίνηση ελέγχου ρυθμίζεται έτσι ώστε να αποτελεί το 5% της συνολικής κίνησης δεδομένων.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κάποιες αδυναμίες προσαρμογής του πρωτοκόλλου στην κλίμακα της εκάστοτε συνόδου. Κυριότερα από αυτά τα προβλήματα είναι η συμφόρηση, λόγω της πλημμύρας RTCP πακέτων σε υψηλά δυναμικές ομάδες, μεγάλες καθυστερήσεις στη λήψη των  RTCP πακέτων από ένα συγκεκριμένο χρήστη και το μεγάλο μέγεθος των πινάκων ιδιότητας μέλους ομάδας.

#### Μορφές RTCP πακέτων

Κάθε πακέτο RTCP έχει μια επικεφαλίδα ανάλογη της σταθερής επικεφαλίδας των πακέτων δεδομένων RTP. Ο τύπος του RTCP πακέτου καθορίζεται από το πεδίο του ωφέλιμου φορτίου. Στο RFC 1890 της IETF, καθορίζονται 5 τύποι πακέτων (κωδικοί 200-205), τους οποίους αναλύουμε παρακάτω:

Αναφορά Αποστολέα

Η μορφή του πακέτου αναφοράς αποστολέα δίνεται στον Πίνακας 7. Τα πεδία με σήμανση ίδια με την περίπτωση του RTP πακέτου δεν αναφέρονται μιας και είναι ίδια. Επίσης επισημαίνεται η τιμή του πεδίου ωφέλιμου φορτίου (PT) = 200. Η σκιασμένη περιοχή που φαίνεται στον πίνακα αποτελεί το μπλοκ πληροφοριών του αποστολέα.

Πίνακας 7 - Μορφή της Αναφοράς Αποστολέα

| V | P | RC | PT=200 | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSRC of the sender |
| NTP timestamp (MSB) |
| NTP timestamp (LSB) |
| RTP timestamp |
| Sender's packet count |
| Sender's octet count |
| First reception report block (SSRC_1) |
| … |
| Last reception report block (SSRC_n) |

Το πεδίο (RC) μετρητή αναφορών δηλώνει τον αριθμό των αναφορών αποδέκτη που επισυνάπτονται στο πακέτο. Ο μέγιστος αριθμός είναι 32 αναφορές αποδέκτη. Το πεδίο μήκους πακέτου (Length) δηλώνει το μήκος του πακέτου σε λέξεις μήκους 32-bit ελαττωμένες κατά ένα. Το πεδίο μήκους 32-bit (SSRC) περιέχει τον αναγνωριστικό πηγής. Οι επόμενες δύο λέξεις των 32-bit περιέχουν το ανώτερο και κατώτερο μέρος (κατά σειρά) της χρονοσήμανσης Network Time Protocol (NTP) μήκους 64-bit. Η χρονοσήμανση RTP (RTP Timestamp) επισημαίνει το σχετικό χρόνο αποστολής του πακέτου. Οι τελευταίες δύο λέξεις που σχετίζονται με τον αποστολέα αποτελούν το μετρητή πακέτου και οκτάδων.

Αμέσως μετά την περιοχή πληροφοριών αποστολέα ακολουθούν (αν υπάρχουν) ένα ή περισσότερα μπλοκ αναφορών παραλαβής, τα οποία έχουν την ίδια μορφή με τις αναφορές παραλήπτη.

Αναφορά Παραλήπτη

Η μορφή της αναφοράς παραλήπτη  δίνεται στον Πίνακας 8, όπου και φαίνεται σκιασμένο το τμήμα πληροφοριών της αναφοράς παραλαβής. Τα πεδία που είναι ίδια με την παραπάνω περίπτωση δεν σχολιάζονται.

Πίνακας 8 - Μορφή της Αναφοράς του Παραλήπτη

| V | P | RC | PT=201 | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSRC of the sender |
| SSRC of the first source |
| Fract. lost | Cum. no of packets lost |
| Ext. highest sequence number received |
| Interarrival jitter estimate |
| Last sender report timestamp (LSR) |
| Delay since last sender report (DLSR) |
| … |
| Last reception report block |

Το πεδίο μήκους 32-bit (SSRC) αναφέρεται στον αναγνωριστικό της πηγής, προς την οποία απευθύνεται η αναφορά. Το πεδίο (Fraction lost) αναφέρεται στον αριθμό των χαμένων πακέτων διαιρεμένο με τον αναμενόμενο αριθμό πακέτων (ο οποίος υπολογίζεται από τον υψηλότερο αριθμό σειράς πακέτου που ελήφθη πριν από την τελευταία αναφορά αποστολέα). Το κάτω μέρος της επόμενης λέξης των 32-bit περιλαμβάνει τον ανώτερο αριθμό σειράς πακέτου που ελήφθη πριν την τελευταία αναφορά, ενώ το ανώτερο μέρος χρησιμεύει ως συμπλήρωμα δηλώνοντας πιθανές επαναφορές της σήμανσης σειράς.

Τα περιεχόμενα των πεδίων των επόμενων 3 λέξεων των 32-bit περιγράφονται σε επόμενες παραγράφους που φέρουν τα αντίστοιχα ονόματα.

Περιγραφή Πηγής

Η μορφή της περιγραφής πηγής  δίνεται στον Πίνακας 9. Τα πεδία που είναι ίδια με τις προηγούμενες περιπτώσεις δεν σχολιάζονται.

Πίνακας 9 - Μορφή της Περιγραφής Πηγής

| V | P | SC | PT=202 | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSRC/CSRC of the sender |
| Type | length | text |
| text continued |
| … |
| Last chunk |

Το πακέτο περιγραφής πηγής (Source Description, SDES) είναι μια δομή τριών επιπέδων που αποτελείται από μια επικεφαλίδα και μηδέν, ένα ή περισσότερα κομμάτια (σκιασμένο μέρος πίνακα), τα οποία περιγράφουν την πηγή στο συγκεκριμένο κομμάτι.  Κάθε πηγή στέλνει το δικό της (SSRC), όμως ο μίκτης ενσωματώνει τόσα κομμάτια, όσα οι πηγές που συμμετέχουν στη ροή. Το πεδίο (Type) είναι των 8-bit και δηλώνει τον τύπο του πακέτου, ενώ το πεδίο (length) είναι επίσης των 8-bit και δηλώνει το μήκος του πεδίου κειμένου που ακολουθεί.

Τα καθορισμένα SDES στοιχεία είναι τα ακόλουθα: κανονικό αναγνωριστικό άκρου (CNAME) το οποίο πρέπει να ακολουθεί τη μορφή user@host, όνομα χρήστη  (NAME) το οποίο είναι το κανονικό όνομα χρήστη, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση (EMAIL), αριθμός τηλεφώνου (PHONE), γεωγραφική περιοχή χρήστη (LOC), εφαρμογή ή όνομα εργαλείου (TOOL), ειδοποίηση (NOTE), ιδιωτικές επεκτάσεις (PRIV). Από τα παραπάνω, μόνο το (CNAME) είναι επιτακτικό.

Πακέτο BYE

Το πακέτο BYE ειδοποιεί τους αποδέκτες της ροής ότι η πηγή εγκαταλείπει τη σύνοδο, οπότε η σιγή που θα ακολουθήσει δεν οφείλεται σε αποτυχία του δικτύου, αλλά στον προαναφερθέν λόγο. Η μορφή του πακέτου φαίνεται στον Πίνακας 10:

Πίνακας 10 - Μορφή πακέτου BYE

| V | P | SC | PT=203 | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSRC/CSRC of the sender |
| length | reason for leaving |
| … |
| Last chunk |

Το πακέτο BYE, μπορεί εναλλακτικά να περιέχει μια περιγραφή σε μορφή κειμένου, που να περιγράφει το λόγο της αποχώρησης της πηγής από τη σύνοδο.

Καθοριζόμενο από την Εφαρμογή Πακέτο

Το πακέτο που καθορίζεται από την εφαρμογή εισάγεται για πειραματικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται καταχώρηση κωδικού πακέτου για τον τύπο του. Η μορφή του δίνεται ακολούθως:

Πίνακας 11 - Μορφή πακέτου καθοριζόμενου από εφαρμογή

| V | P | Sub | PT=204 | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSRC/CSRC of the sender |
| name (ASCII) |
| application- dependent data |

Το πεδίο (Sub) χρησιμοποιείται για τον ορισμό μιας ιεραρχίας δύο στρωμάτων, αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Το πεδίο (name) σε ASCII μορφή, καθορίζει μοναδικά την εφαρμογή από την οποία πρόκειται να ληφθούν πακέτα μέσα σε όλες τις δυνατές εφαρμογές. Το τελευταίο πακέτο περιλαμβάνει τα δεδομένα που εξαρτώνται αποκλειστικά από την πηγή.

#### Καθυστέρηση Συνολικής Διαδρομής

Οι αναφορές παραλήπτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του χρόνου ταξιδιού (round-trip) μεταξύ αποστολέα-παραλήπτη. Οι αποστολές παραλήπτη περιέχουν τα πεδία (LSR), χρονοσήμανση της τελευταίας αναφοράς αποστολέα που ελήφθη και (DLSR), καθυστέρηση από τη στιγμή που η τελευταία αναφορά αποστολέα ελήφθη. Ο αποστολέας μπορεί με αυτά τα δύο πεδία να υπολογίσει την καθυστέρηση ταξιδιού με βάση τον τύπο: . Η Εικόνα 6 δείχνει τον τρόπο που υπολογίζεται το D.

Τα μεσαία 32-bit του NTP timestamp αντιγράφονται από τον αποδέκτη στο πεδίο LSR και αποθηκεύεται η καθυστέρηση από τη συγκεκριμένη τελευταία αναφορά αποστολέα, μέχρι να αποσταλεί η αντίστοιχη αναφορά παραλήπτη. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή το ελάχιστο διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών αναφορών παραλήπτη είναι 5sec, η εκτίμηση καθυστέρησης δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως μέτρηση πραγματικού χρόνου.

Εικόνα 6 - Υπολογισμός Καθυστέρησης Συνολικής Διαδρομής

#### Jitter μεταξύ διαδοχικών αφίξεων

Ο αποδέκτης των πακέτων παρατηρεί διαρκώς τη διακύμανση του διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών αφίξεων των εισερχόμενων RTP πακέτων. Ένας τρόπος υπολογισμού αυτής της διακύμανσης (jitter) είναι ο ακόλουθος: πρώτα υπολογίζεται η διαφορά στην χρονική τοποθέτηση πακέτων μεταξύ αποδέκτη και αποστολέα. Αυτό γίνεται με τον τύπο , όπου R είναι ο χρόνος άφιξης και S είναι η χρονοσήμανση RTP ενός συγκεκριμένου πακέτου. Για την αποφυγή προσωρινών κυμάνσεων στην τελική τιμή του jitter, η τελευταία ομαλοποιείται σύμφωνα με την επόμενη σχέση: . Με βάση τη βιβλιογραφία ‎[9], προτείνεται ότι η προηγούμενη τροποποίηση στην εκτίμηση του jitter καταδεικνύει τη συμφόρηση πριν αυτή οδηγήσει σε απώλεια πακέτων.

#### Απώλεια πακέτου

Οι αναφορές παραλήπτη περιέχουν αρκετή πληροφορία σχετικά με τα χαμένα πακέτα. Όπως αναφέρθηκε το κλάσμα των χαμένων πακέτων υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των χαμένων πακέτων με το συνολικό αριθμό αναμενόμενων  πακέτων. Ο αριθμός των αναμενόμενων πακέτων υπολογίζεται με βάση των πραγματικό αριθμό των ληφθέντων πακέτων και των υψηλότερο αριθμό σειράς σε πακέτο RTP που παραλήφθηκε. Επίσης διατηρείται και ένας συγκεντρωτικός αριθμός χαμένων πακέτων. Αυτά τα μεγέθη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον αποστολέα, ως ένδειξη συμφόρησης, για την ελάττωση του ρυθμού αποστολής πακέτων.

#### Θέματα χρονισμού

Όπως ήδη τονίσθηκε, πολύ σημαντική είναι η ρύθμιση των διαστημάτων εκπομπής των αναφορών RTCP σε σχέση με το μέγεθος της ομάδας (L) ή τουλάχιστον μια εκτίμησή του. Είναι εμφανές ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος της ομάδας, τόσο αραιότερα πρέπει να στέλνονται οι αναφορές αποστολέα-παραλήπτη, ώστε να μη δημιουργούν επιπλέον συμφόρηση.

Αυτός ο αλγόριθμος, όπου το διάστημα εκπομπής μεταξύ δύο αναφορών είναι γραμμικά ανάλογο με το μέγεθος L, λειτουργεί ικανοποιητικά μόνο για μικρές ομάδες περίπου μέχρι 100 συμμετεχόντων. Για μεγαλύτερες ομάδες με δυναμική συμπεριφορά, δημιουργούνται αρκετά προβλήματα κλίμακας. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, όπως είναι εν μέρει η περίπτωση του περιβάλλοντος του Enamorado, ένας μεγάλος αριθμός χρηστών μπορεί ταυτόχρονα να αλλάξει κανάλι, όταν κάποιο πρόγραμμα αρχίζει η τελειώνει. Αυτό το φαινόμενο, που ονομάζεται “step-join” ή  “join-out” είναι δυνατόν να προκαλέσει πλημμύρα πακέτων RTCP, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά με τον γραμμικό αλγόριθμο προσαρμογής.

Για την περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος (‎[10]), για την ορθή εκτίμηση των διαστημάτων αποστολής αναφορών RTCP σε περιβάλλοντα γρήγορου “step-join” φαινομένου. Το διάστημα αποστολής δίνεται από τον τύπο:

όπου  είναι ο τρέχων χρόνος αποστολής,  είναι ο προηγούμενος, R(α) είναι ένας τυχαίος παράγοντας στο διάστημα [0.5, 1.5], το  είναι αρχικά 2.5sec και μετά 5sec, C είναι ένα εκ των προτέρων υπολογισμένο διάστημα σύμφωνα με το πλάνο του 5% για το εύρος ζώνης ελέγχου και   είναι η προηγούμενη πρόβλεψη μεγέθους ομάδας.

Στην πράξη σε χρόνο , τίθεται ένας ρολόι, ώστε σε χρόνο  να σταλεί το επόμενο RTCP πακέτο. Ο αλγόριθμος επανεξέτασης που περιγράφηκε παραπάνω, λαμβάνει υπόψη ότι η πρόβλεψη μεγέθους ομάδας μπορεί να αλλάξει μεταξύ των χρονικών στιγμών , . Αν ο χρόνος αποστολής που υπολογίστηκε είναι πιο μακριά από τον , το πακέτο προγραμματίζεται για αποστολή αργότερα. Αντίθετα αν είναι νωρίτερα, αποστέλλεται με βάση το αρχικό πλάνο.

Οι τρόποι λειτουργίας του αλγορίθμου είναι δύο. Ο υπό-συνθήκη και χωρίς-συνθήκη. Στον πρώτο η επανεξέταση του χρόνου γίνεται μόνο αν αλλάξει η εκτίμηση του μεγέθους ομάδας, ενώ στον δεύτερο η επανεξέταση γίνεται πάντα. Στο ‎[10] δίνονται διαγράμματα για τη συμπεριφορά του αλγορίθμου, τόσο κατά την εκκίνηση (όπου παίζει σημαντικό ρόλο το C), όσο κατά την σταθερή κατάσταση λειτουργίας.

#### Δειγματοληψία ιδιότητας μέλους ομάδας

Στην περίπτωση εφαρμογών πολλαπλών προορισμών με συμμετέχοντες που φτάνουν πολύ μεγάλους αριθμούς, όπως τους 1000 ή και πλέον, είναι αρκετά δύσκολο να κρατούνται όλα τα SSRCs. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές για τη δειγματοληψία των συμμετοχών ομάδας. Μία μέθοδος παρουσιάζεται ακολούθως και εξηγείται αναλυτικά στο ‎[11].

Κάθε συμμετέχων κρατά ένα κλειδί (Κ) και μια μάσκα (Μ), των 32-bit και τα δύο. Η μάσκα έχει (m) bits άσσους και τα υπόλοιπα μηδενικά. Όταν φθάσει ένα νέα RTCP πακέτο με SSRC (S), εκτελείται το λογικό AND του (S) με τη μάσκα και το αποτέλεσμα συγκρίνεται με το αποτέλεσμα του λογικού AND του (Κ) με τη μάσκα. Η όλη διαδικασία απεικονίζεται μαθηματικά με την ακόλουθη σχέση: . Το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας είναι η απόρριψη ενός πακέτου κάθε 2m. Από αυτή τη διαδικασία μπορεί να υπολογισθεί και το τρέχων μέγεθος ομάδας L, με πολλαπλασιασμό του αριθμού των αποθηκευμένων στοιχείων του πίνακα SSRC με το 2m.

### Επεκτάσεις του RTP για Low-BW links

Στην περίπτωση συνδέσεων χαμηλού εύρους ζώνης, όπως οι dial-up συνδέσεις των 14.4 η 28.8 kbps, μπορεί να ληφθεί υπόψη ειδική μέριμνα για την αποδοτική εκμετάλλευση του RTP/RTCP.

Πρώτη από αυτή είναι η συμπίεση επικεφαλίδας. Πράγματι, η επικεφαλίδα RTP μήκους 12-byte, μαζί με τη μήκους 20-byte επικεφαλίδα TCP και την επίσης μήκους  20-byte επικεφαλίδα IP, παράγουν σημαντική επιβάρυνση στο ωφέλιμο φορτίο. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε το RFC 2508 ‎[12], στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος για τη μείωση της επικεφαλίδας της στοίβας RTP/TCP/IP σε μόνο 2 bytes. Η κύρια ιδέα για τη συμπίεση είναι ότι τα περισσότερα πεδία των επικεφαλίδων TCP, IP παραμένουν ίδια κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Έτσι αφού σταλεί μια φορά η ασυμπίεστη επικεφαλίδα, τα πεδία που παραμένουν ίδια μπορούν να παραληφθούν στις συμπιεσμένες επικεφαλίδες στις επόμενες αποστολές. Στην περίπτωση του RTP αν και αλλάζουν διάφορα πεδία σ κάθε πακέτο, οι αλλαγές είναι σταθερές και άρα προβλέψιμες από το συμπιεστή/ αποσυμπιεστή  των επικεφαλίδων. Για την περίπτωση του RTCP δεν είναι αναγκαία η συμπίεση των επικεφαλίδων, μιας και τα πακέτα αυτά αποτελούν μόνο το 5% της συνολικής κίνησης.

Η στοίβα RTP/RTCP πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την περίπτωση δικτύων κινητών επικοινωνιών, και κυρίως το μικρό εύρος ζώνης που διατίθεται σε αυτά. Μάλιστα συχνά είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός μεταφραστή στο σημείο σύνδεσης σταθερού-κινητού δικτύου για την ορθή μετατροπή των δεδομένων από τη μια μορφή στην άλλη. Το κυριότερο όμως πρόβλημα αφορά στα επιπλέον λάθη που συμβαίνουν στα δίκτυα κινητών χρηστών, λόγω του ασύρματου της επικοινωνίας, των συνδέσεων και αποσυνδέσεων των χρηστών που δημιουργούν επιπρόσθετη κίνηση ελέγχου. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να περιοριστούν μέσα στο υποδίκτυο κινητών επικοινωνιών και αυτό μπορεί να γίνει με επιπλέον κόμβους. Ο κύριος κόμβος ονομάζεται επιβλέπων (Supervisor Host, SH) ενώ οι δευτερεύοντες, κινητοί κόμβοι (mobile hosts, MH). Ο SH κωδικοποιεί τα δεδομένα σε χαμηλότερο ρυθμό ή ακόμα και αγνοεί ορισμένα, ενώ για τον έλεγχο αποθηκεύει και συνενώνει τα RTCP πακέτα που προέρχονται από το σταθερό δίκτυο, ώστε να τα μεταδώσει αποδοτικά, ενώ προσαρμόζει την κίνηση ελέγχου από τη μεριά του κινητού δικτύου σε ένα κατάλληλο επίπεδο.

### Πολυπλεξία χρηστών και RTP

Η πολυπλεξία χρηστών είναι πολύ σημαντική για εφαρμογές που λαμβάνουν χώρα στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή Voice over IP (VoIP) μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά από την πολυπλεξία συνόδων RTP σε ζεύξεις πύλης-πύλης (gateway-to-gateway). Επειδή το ωφέλιμο φορτίο τέτοιων εφαρμογών είναι συνήθως μικρό (τάξης 10octets για codec G.729) η επιβάρυνση επικεφαλίδας γίνεται σημαντική. Έτσι η πολυπλεξία των συνόδων RTP μπορεί να μειώσει αισθητά την κίνηση των δεδομένων και την κίνηση ελέγχου. Επίσης η πολυπλεξία μπορεί να μειώσει την καθυστέρηση πακετοποίησης των δεδομένων, καθώς και τις διακοπές τις πύλες (gateways), λόγω του μειωμένου αριθμού πακέτων. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα επιθυμητό για δρομολογητές μεσαίας κλάσης.

## Προσαρμογή Περιεχομένου

Ο συνδυασμός RTP/RTCP πρωτοκόλλων που παρουσιάσθηκε παραπάνω, αποτελεί μια στερεά βάση για την ανάπτυξη μηχανισμών προσαρμογής περιεχομένου σε τυπικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ροών δεδομένων. Σε όλους τους μηχανισμούς που θα παρουσιασθούν στις επόμενες παραγράφους ο συνδυασμός RTP/RTCP χρησιμοποιείται, τόσο για τη μεταφορά του περιεχομένου, όσο και για τη λήψη δεδομένων ανάδρασης που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της κατάστασης του δικτύου και τη λήψη κατάλληλων μέτρων προσαρμογής.

Πριν την παρουσίαση συγκεκριμένων μηχανισμών προσαρμογής περιεχομένου, παρουσιάζεται μια αφαιρετική προσέγγιση των τεχνικών προσαρμογής, η οποία βασίζεται στην από άκρο-σε-άκρο αντιλαμβανόμενη από το χρήστη ποιότητα υπηρεσίας (end-to-end perceived QoS).

### Τεχνικές Προσαρμογής

Οι δυσκολίες που θέτει η σχεδίαση του εξοπλισμού μέχρι σήμερα, οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για τη μεταφορά πληροφορίας. Νέες τεχνικές καλούνται να προσαρμόσουν το περιεχόμενο στις δυνατότητες της συσκευής, αντί της παραδοσιακής αντικατάστασης συσκευής για την πρόσβαση σε μια υπηρεσία. Οι τεχνικές πρέπει να ικανοποιούν δύο βασικές απαιτήσεις: Παγκόσμια πρόσβαση, η οποία περιγράφει συγκεκριμένα τεχνικά θέματα για την ενεργοποίηση της πρόσβασης χρηστών σε πληροφορίες εντός ετερογενών δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των χρηστών, τους περιορισμούς της συσκευής τους και τα χαρακτηριστικά του δικτύου και προσαρμοστικής παράδοση περιεχομένου. Η τελευταία μια τεχνολογία μετατροπής Web περιεχομένου και πολιτικών διανομής ανάλογα με την ετερογένεια που διέπει τους χρήστες και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες:

- Αφαίρεση Πληροφορίας. Σκοπός της αφαίρεσης πληροφορίας είναι η μείωση του απαιτούμενου εύρους ζώνης για την παράδοση των δεδομένων, κάνοντας χρήση μεθόδων συμπίεσης περιεχομένου. Σκοπός είναι μόνο η διατήρηση της πληροφορίας η οποία είναι σημαντική για το χρήστη.

- Προτεραιότητες Δεδομένων. Σκοπός της χρήσης προτεραιοτήτων για τα δεδομένα είναι ο διαχωρισμός των πιο σημαντικών τμημάτων των δεδομένων, ώστε να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας κατά τη μεταφορά τους μέσα στο δίκτυο. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται ακόμα και σε ένα μοναδικό τύπο περιεχομένου, με χρήση κατάλληλων μεθόδων κωδικοποίησης.

- Μετατροπή Μορφής. Η μετατροπή μορφής είναι η διαδικασία της μετατροπής του περιεχομένου από τον ένα τύπο σε έναν άλλο, προκειμένου ο δεύτερος τύπος να υποστηρίζεται από τη συσκευή του πελάτη. Αυτό αφορά κυρίως στις απλές συσκευές χειρός, οι οποίες δεν μπορούν να χειριστούν περιεχόμενο υψηλών επεξεργαστικών απαιτήσεων όπως το streaming video, οπότε η μετατροπή του video σε εύκολα ανακτήσιμες εικόνες, ήχο και κείμενο είναι αναγκαία.

- Αλλαγή Κωδικοποίησης Δεδομένων. Είναι η διαδικασία προσαρμογής του περιεχομένου σελίδων web, για να επιτραπεί σε αυτές παγκόσμια πρόσβαση από διάσπαρτες συσκευές χειρός. Η αλλαγή κωδικοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει περιεχόμενο με video, εικόνες, ήχο και κείμενο για να ταιριάζει με τις δυνατότητες της συσκευής του πελάτη και τις εκάστοτε προτιμήσεις του. Η προσαρμογή μπορεί να γίνει στατικά ή κατά τη διάρκεια της ακρόασης (on-the-fly) του περιεχομένου.

- Κατηγοριοποίηση Σκοπού. Η Κατηγοριοποίηση Σκοπού, λειτουργεί αξιολογώντας τη χρησιμότητα των μερών του περιεχομένου. Έτσι, τμήματα που είναι παρωχημένα ή ενδιαφέρουν πολύ λίγο τον πελάτη, μπορούν να αφαιρεθούν ή να σημανθούν με χαμηλότερη προτεραιότητα και να βελτιώσουν την ποιότητα της μετάδοσης της υπηρεσίας. Η προσαρμογή γίνεται με βάση κάποιο σύστημα εξόρυξης πληροφορίας (data mining), μιας και ταυτόχρονα πρέπει να γίνει αξιολόγηση και σύγκρισή του με τα υπόλοιπα τμήματα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το είδος πληροφορίας που είναι συνηθέστερα υποψήφιο για αφαίρεση είναι πεπαλαιωμένα μέρη web σελίδων (υπερσυνδέσεις, διαφημίσεις) ή στιγμιότυπα αγώνων χωρίς ζήτηση.

Στην Εικόνα 7 δείχνεται ένα παράδειγμα μιας αρχιτεκτονικής για την εφαρμογή μηχανισμών προσαρμογής. Το πλαίσιο για την ανάπτυξη μηχανισμών προσαρμογής είναι η εφαρμογή μιας από τις παραπάνω πολιτικής. Κάθε κατηγορία μηχανισμών προσαρμογής ενθυλακώνει μια τηλεπικοινωνιακή πολιτική για την προσαρμογή περιεχομένου. Ο όρος «τηλεπικοινωνιακή πολιτική» χρησιμοποιείται με την έννοια, ότι αντιπροσωπεύει ένα σχέδιο επέμβασης στην κίνηση του δικτύου, προκειμένου να προσαρμόσει το περιεχόμενο. Αυτό το σχέδιο μπορεί να είναι η αλλαγή κωδικοποίησης των δεδομένων, η απωλεστική συμπίεσή τους ή κάποιο από τα υπόλοιπα που ήδη αναφέρθηκαν.

Εικόνα 7 -Μηχανισμός Προσαρμογής βάση Πολιτικής

Η αρχιτεκτονική βάση πολιτικής που δόθηκε ανάλογα με την τελική πολιτική που τελικά εφαρμόζεται, μετασχηματίζεται σε ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο μηχανισμού προσαρμογής. Κοινός παρονομαστής σε κάθε στιγμιότυπο είναι το πρωτόκολλο RTP/RTCP.  Το πρώτο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του περιεχομένου, ενώ το δεύτερο για τη συλλογή δικτυακών μεγεθών περιγραφής της κίνησης.

Ανάλογα με τα τοπικά και απομακρυσμένα γεγονότα, ο διαχειριστής πολιτικής είναι σε θέση να λαμβάνει έξυπνες αποφάσεις για να προσαρμόζει το προφίλ κίνησης της εκάστοτε εφαρμογής. Μάλιστα, η παραπάνω αρχιτεκτονική μπορεί να εφαρμοσθεί ως έχει για την υλοποίηση διαφορετικών πολιτικών προσαρμογής για κάθε χρήστη. Η μονάδα Ελέγχου Διεπαφής Χρήστη (Control User Interface), καθορίζει την πολιτική που θέλει να ακολουθείται ο κάθε χρήστης, ή την πολιτική που θέλει να εφαρμόζει ο πάροχος για κάθε χρήστη. Η αφαιρετική δομή της αρχιτεκτονικής με την κατάλληλη υλοποίηση της μονάδας Ελέγχου Διεπαφής Χρήστη, επιτρέπει την ανάπτυξή της σε ετερογενή διασυνδεδεμένα δίκτυα.

### Αλγόριθμος Άμεσης Ρύθμισης

Η τεχνική φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εύκολα κλιμακούμενο σχέδιο για την προσαρμογή του ρυθμού μετάδοσης εφαρμογών πολυμέσων στο επίπεδο συμφόρησης του δικτύου.

Το σχέδιο προσαρμογής στην κατάσταση του δικτύου ονομάζεται Αλγόριθμος Άμεσης Ρύθμισης και έχει προταθεί από τον Dorgham Sisalem ‎[16]. Σε αυτή την προσέγγιση όπως και άλλες χρησιμοποιείται το RTP/RTCP για τη μεταφορά κίνησης πραγματικού χρόνου. Το RTP χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των δεδομένων. Έχει το πλεονέκτημα του διαχωρισμού των διαφορετικών ροών αν και στέλνονται μέσα από το ίδιο μονοπάτι στο δίκτυο.

Από την άλλη το RTCP χρησιμοποιείται για την αποστολή πακέτων με δεδομένα ανάδρασης στα υπόλοιπα μέλη μιας συνόδου. Τα δεδομένα αφορούν κυρίως στο ρυθμό απωλειών πακέτων που παρατηρείται κατά τη χρονική περίοδο από την αποστολή του προηγούμενου πακέτου αναφοράς μέχρι τη νέα αποστολή πακέτου αναφοράς.

Τα δεδομένα ανάδρασης αξιολογούνται, μιας και προσφέρουν την τρέχουσα εκτίμηση της κατάστασης του δικτύου. Με βάση τις αλλαγές που παρατηρούνται μπορεί να ληφθεί μέριμνα για απευθείας μεταβολή του ρυθμού εκπομπής, γεγονός από το οποίο προκύπτει και το όνομα του αλγορίθμου.

Ο Αλγόριθμος Άμεσης Ρύθμισης, ξεκινά με τον πομπό στην κατάσταση μη συμφόρησης (non-congested state). Ο πομπός ξεκινά πάντα με ένα προκαθορισμένο ρυθμό εκπομπής.  Ο πομπός παραμένει σε αυτή την κατάσταση μέχρι να λάβει ένα μήνυμα ελέγχου που να επισημαίνει ότι οι τιμές απωλειών είναι χαμηλότερες από ένα επίσης προκαθορισμένο κατώφλι. Τότε μεταβαίνει στην κατάσταση συμφόρησης (congested state). Σε αυτή την κατάσταση ο πομπός αυξάνει τον ρυθμό εκπομπής του προσθετικά με ένα προκαθορισμένο αυξητικό παράγοντα διαιρεμένο με τον αριθμό των χρηστών που συμμετέχουν στη σύνοδο που αντιστοιχεί σε κάθε μήνυμα ελέγχου που λαμβάνει. Ο αριθμός των χρηστών υπολογίζεται από το μήνυμα ελέγχου RTCP. Δηλαδή, ο πομπός προσαρμόζει το ρυθμό εκπομπής του με βάση τη σχέση:

όπου R είναι ο νέος ρυθμός εκπομπής, SR ο προηγούμενος ρυθμός, AIF ο προσθετικός αυξητικός παράγοντας και M ο αριθμός των χρηστών στη σύνοδο.

Στην περίπτωση που οι τιμές απωλειών που προκύπτουν από το μήνυμα ελέγχου είναι υψηλότερες από ένα κατώφλι απωλειών που έχει καθορίσει ο πομπός, τότε ο ρυθμός εκπομπής αναπροσαρμόζεται με βάση τη σχέση:

τα μεγέθη R, SR είναι ίδια με την παραπάνω περίπτωση. Το λ είναι το ποσοστό απωλειών πακέτων, ενώ το w είναι το κατώφλι απωλειών που έχει θέσει ο πομπός. Το w είναι ο ανώτατος ρυθμός απωλειών που είναι διατεθειμένος να ανεχτεί ο πομπός. Το μέλος που αναφέρει το ποσοστό απωλειών σημειώνεται ως μέλος απώλειας και η αναφερόμενη τιμή αποθηκεύεται προσωρινά με την ένδειξη υψηλότερη απώλεια.

Μετά τον χαρακτηρισμό του μέλους απώλειας και της υψηλότερης απώλειας, κάθε πακέτο ελέγχου αξιολογείται διαφορετικά. Μηνύματα ελέγχου που λαμβάνονται από μέλη συνόδου διαφορετικά του μέλους απώλειας με ένδειξη απωλειών χαμηλότερη της υψηλότερης τιμής απώλειας αγνοούνται, μιας και ήδη έχουν ληφθεί υπόψη με ένα αυστηρότερο κριτήριο. Από την άλλη μηνύματα ελέγχου με τιμές απωλειών υψηλότερες της υψηλότερης τιμής απώλειας, οδηγούν σε παραπέρα μείωση του ρυθμού εκπομπής με βάση τη σχέση:

όπου new_λ το υψηλότερο ποσοστό απωλειών που μόλις παραλήφθηκε.

Τέλος, όταν ο πομπός παραλάβει ένα μήνυμα ελέγχου προερχόμενο από το μέλος απώλειας, με ένδειξη απώλειας μικρότερη από αυτή της υψηλότερης τιμής απώλειας, μεταβαίνει στην κατάσταση μη-συμφόρησης.

Προαιρετικά, ο πομπός μπορεί να ορίσει δύο κατώφλια ελάχιστου και μέγιστου ρυθμού εκπομπής. Όταν βρεθεί σε κατάσταση συμφόρησης, εκτός του ρυθμού εκπομπής που καθορίζεται με τη σχέση (2.7), ο πομπός δεν μπορεί να ελαττώσει το ρυθμό του σε τιμή κατώτερη του ελάχιστου κατωφλίου. Αντίθετα, όταν βρίσκεται σε κατάσταση μη-συμφόρησης, αν και ο ρυθμός του καθορίζεται από τη σχέση (6), δεν μπορεί να τον αυξήσει παραπάνω από το μέγιστο κατώφλι. Με αυτή την πολιτική ο αλγόριθμος προσπαθεί να προνοήσει εκ των προτέρων για τα όρια που μπορεί να κινηθεί προκειμένου να μην δημιουργήσει ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Στην Εικόνα 8 φαίνεται το διάγραμμα καταστάσεων του Αλγόριθμος Άμεσης Ρύθμισης. Μεταξύ των δύο γνωστών καταστάσεων, φαίνεται και η ενδιάμεση κατάσταση στην οποία μεταπίπτει ο αλγόριθμός οποτεδήποτε έρχεται μήνυμα ελέγχου από μέλος διαφορετικό του μέλους απώλειας με τιμή απωλειών μεγαλύτερη της υψηλότερης τιμής απώλειας.

Εικόνα 8 – Καταστάσεις Αλγόριθμου Άμεσης Ρύθμισης

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του αλγορίθμου είναι η ευκολία κλιμάκωσης που παρουσιάζει, ιδιαίτερα σε μεγάλα δίκτυα υπηρεσιών πολλαπλών προορισμών (multicast). Σημαντική πρόκληση σε αυτή την περίπτωση είναι η διατήρηση του ποσοστού 5% μηνυμάτων RTCP ως προς τη συνολική κίνηση που μεταφέρεται. Η διατήρησή του από τον Αλγόριθμος Άμεσης Ρύθμισης γίνεται θέτοντας το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εκπομπών μηνυμάτων ελέγχου RTCP να δίνεται από μια συνάρτηση του αριθμού των χρηστών. Επιπρόσθετα, επιλέγεται το ελάχιστο διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εκπομπών να μην είναι μικρότερο από 5sec. Το διαθέσιμο εύρος ζώνης για το RTCP δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ πομπών και δεκτών ροών πακέτων. Οι πομποί λαμβάνουν μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εύρους, ώστε να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην προσαρμογή του ρυθμού τους. Ο αριθμός των χρηστών μέχρι τον οποίο ο αριθμός των RTCP πακέτων αυξάνεται γραμμικά με την προσθήκη νέων μελών συνόδου και μέχρι να λάβει δράση ο αλγόριθμος κλιμάκωσης δίνεται από τη σχέση:

όπου NM ο αριθμός των χρηστών, min{interval} το ελάχιστο διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εκπομπών πακέτων ελέγχου RTCP, RTCP_BW το διατιθέμενο εύρος ζώνης για το RTCP και RTCP_pckt_size το μέγεθος του πακέτου ελέγχου του RTCP. Για την άρση της μείωσης απόδοσης του Αλγόριθμου Άμεσης Ρύθμισης, όταν αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών, ο προσθετικός αυξητικός παράγοντας AIF, κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών.

Ένα άλλο ζήτημα που δημιουργεί η μεγάλη κλίμακα χρηστών είναι η αύξηση του διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών πακέτων ελέγχου, με αποτέλεσμα η ταχύτητα προσαρμογής να μειώνεται. Πράγματι, η υστέρηση στην αντίληψη της πραγματικής κατάστασης του δικτύου που προκαλεί η αραίωση των μηνυμάτων ελέγχου καθιστά τον αλγόριθμο λιγότερο αποτελεσματικό, όσον αφορά την ταχύτητα προσαρμογής του. Μάλιστα το πρόβλημα είναι εντονότερο για τις καταστάσεις μ-συμφόρησης, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται όλο το διατιθέμενο εύρος ζώνης.

Τέλος, αναφέρεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος ομαλοποίησης της συμπεριφοράς, ώστε να μην παρουσιάζονται απότομες αλλαγές της τηλεπικοινωνιακής πολιτικής. Η ομαλοποιημένη έκδοση του αλγόριθμου είναι:

όπου smoothedLossi είναι ο ομαλοποιημένος ρυθμός απωλειών για το μέλος-i της συνόδου, smoothingFactor ο παράγοντας ομαλοποίησης και lossi είναι η τιμή των απωλειών όπως αναφέρεται από το μήνυμα του RTCP.

### Μοντέλο Ελέγχου Εργασίας

Το Μοντέλο Ελέγχου Εργασίας (Task Control Model), χρησιμοποιεί προσεγγίσεις θεωρίας ελέγχου για την προσαρμογή της κίνησης χρησιμοποιώντας δείγματα που λαμβάνονται από το δίκτυο μαζί με τη δυναμική μεταβολή πόρων και αιτήσεων ποιότητας υπηρεσίας που παρατηρούνται στα τελικά συστήματα χρήστη. Η ανάπτυξη του μοντέλου έγινε το πανεπιστήμιο του Illinois στο Urbana-Champaign, ‎[17].

Το Μοντέλο Ελέγχου Εργασίας περιλαμβάνει τις Εργασίες Προσαρμογής (Adaptation Tasks) και τις Εργασίες Παρατήρησης (Observation Tasks). Θεωρείται από τους κατασκευαστές του κατάλληλο για εύκαμπτες εφαρμογές, δηλαδή εφαρμογές που μπορούν να ανεχθούν περιορισμένους πόρους μέχρι ενός σημείου, ενώ μπορούν να βελτιώνουν την απόδοσή τους, όταν τους παρέχονται περισσότεροι πόροι.  Επίσης, τέτοιες εφαρμογές μπορούν να θυσιάσουν την ποιότητα κάποιων παραμέτρων για να έχουν αυξημένη ποιότητα κάποιων άλλων. Το μοντέλο λειτουργεί ως λογισμικό μεσισμικού επιπέδου για την παροχή προσαρμοστικότητας σε εύκαμπτες υπηρεσίες.

Το Μοντέλο Ελέγχου Εργασίας κινείται περισσότερο επιβάλλοντας πολιτικές προσαρμογής παρά μηχανισμούς προσαρμογής. Η κάθε εφαρμογή θεωρείται ως ένα σύνολο λειτουργικών διεργασιών που ονομάζονται εργασίες (tasks). Οι εργασίες κάθε εφαρμογής μπορούν να παρασταθούν ως κόμβοι ενός κατευθυνόμενου ακυκλικού γράφου, όπου η κατευθυνόμενη ακμή από την εργασία Ti προς την εργασία Tj, υποδηλώνει ότι η Tj λαμβάνει ως είσοδο την έξοδο της Ti. Η κάθε εργασία χαρακτηρίζεται από την ποιότητα εισόδου, την ποιότητα εξόδου και τη χρησιμοποίηση πόρων.

Το μοντέλο εστιάζει σε μια συγκεκριμένη εργασία, την Εργασία Στόχου (Target Task), η οποία ελέγχεται από τις μονάδες του μεσισμικού. Με τον ορισμό αυτής της εργασίας, πρέπει να ορισθούν δύο ακόμα εργασίες: η Εργασία Προσαρμογής (Adaptation Task) και η Εργασία Παρατήρησης (Observation Task). Η πρώτη εφαρμόζει στην Εργασία Στόχου την πολιτική προσαρμογής περιεχομένου, ενώ η δεύτερη εκτιμά την κατάσταση της Εργασίας Στόχου και την τροφοδοτεί με αυτά τα στοιχεία. Οι δύο τελευταίες εργασίες ελέγχουν την Εργασία Στόχου και εξασφαλίζουν την ποιότητα στην έξοδο των κρίσιμων παραμέτρων. Στην Εικόνα 9 φαίνεται ο κατευθυνόμενος γράφος των τριών εργασιών που παρουσιάσθηκαν με τις εισόδους και τις εξόδους τους.

Εικόνα 9 - Γράφος Μοντέλου Ελέγχου Εργασιών

Το πιο διαδεδομένο μοντέλο για την κατάσταση της Εργασίας Στόχου είναι το γραμμικό. Σκοπός του είναι να περιγράψει τη δυναμική της εργασίας, δηλαδή πως αντιδρά σε περιπτώσεις μεταβολής των συνθηκών του δικτύου. Ένα x είναι το διάνυσμα των ανεξάρτητων παραμέτρων της εργασίας, y η έξοδος του συστήματος, u η ελεγχόμενη έξοδος, το z δηλώνει παρατήρηση, το w το θόρυβο του συστήματος  και το v το σφάλμα παρατήρησης, τότε το γραμμικό μοντέλο περιγράφεται από τις εξισώσεις:

x(k) = Φx(k-1) + Γu(k-1) + w(k-1)  (2.11.1)

y(k) = Hx(k-1)  (2.11.2)

z(k) = y(k) + v(k)  (2.11.3)

όπου το k λαμβάνει τιμές από 1 μέχρι kmax και Φ, Γ, Η είναι γνωστοί πίνακες χωρίς σφάλμα.

Με βάση τις εξισώσεις (2.11.1)-(2.11.3), μπορεί να μοντελοποιηθεί η συμπεριφορά του αλγορίθμου προσαρμογής. Οι εργασίες θεωρείται ότι παράγουν νέες αιτήσεις πόρων για την εκτέλεση της εργασίας της πάνω στα δεδομένα εισόδου. Η εργασία σε αυτή την περίπτωση αντιπροσωπεύει μία σύνοδο δικτύου, η οποία κάνει αιτήσεις για έναρξη. Οι αιτήσεις είναι δύο κατηγοριών: αυτές που γίνονται αποδεκτές αμέσως και εκείνες που αναμένουν. Στη βάση αυτή μπορεί να αναπτυχθεί το μοντέλου ελέγχου και πάνω σε αυτό να εξετασθεί η συμπεριφορά κάθε αλγόριθμου ελέγχου όπως ο PID.

Για τη δημιουργία του μοντέλου ελέγχου το x(k) περιγράφει τον αριθμό όλων των αιτήσεων που αναμένουν εξυπηρέτηση και προέρχονται από όλες τις εργασίες σε δεδομένο χρόνο k. Το y είναι ο αριθμός όλων των αιτήσεων που εξυπηρετούνται αμέσως και έγιναν από όλες τις εργασίες. Αν πρόκειται για μία εργασία Ti, το yi(k) είναι ο αριθμός των αιτήσεων που εξυπηρετήθηκαν αμέσως στο διάστημα [k, k+1] με το zi(k) την παρατήρηση και vi(k) το σφάλμα. Το ui(k) περιγράφει τον αριθμό των ρυθμιστικών αιτήσεων (που προκύπτουν από τις ρυθμιστικές αιτήσεις, τις οποίες κάνει η Εργασία Προσαρμογής) για πόρων που έγιναν στο διάστημα [k, k+1] και ελέγχονται από την Εργασία Προσαρμογής του Ti. Τότε το γραμμικό μοντέλο της Εργασίας Στόχου περιγράφεται από τη σχέση:

όπου Μ(k) είναι ο αριθμός των ενεργών εργασιών στο σύστημα που ανταγωνίζονται για πόρους στο διάστημα [k, k+1]. Η (2.12) περιγράφει τη δυναμική συμπεριφορά της Εργασίας Στόχου. Έτσι ένα πρόβλημα προσαρμογής ρυθμού εκπομπής ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο, μπορεί να μετασχηματισθεί σε πρόβλημα αυτομάτου ελέγχου και να εφαρμοσθούν μηχανισμοί προσαρμογής των κλασσικών συστημάτων. Στο ‎[17] περιγράφονται η εφαρμογή πολιτικής PID ελεγκτή για την προσαρμογή περιεχομένου, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη μοντέλο που παρουσιάσθηκε.

### Δυναμικός Έλεγχος Ποιότητας Υπηρεσίας

Το πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται ο δυναμικός έλεγχος της ποιότητας υπηρεσίας καθορίζεται από δύο κατευθυντήριες γραμμές: τη διαφοροποίηση των μεθόδων προσαρμογής ποιότητας υπηρεσίας για συγκεκριμένους τύπους πολυμέσων (τεχνικές αφαίρεσης πληροφορίας και προτεραιότητας δεδομένων που περιγράφηκαν παραπάνω) από το γενικό μηχανισμό ελέγχου ποιότητας υπηρεσίας και την απεικόνιση του γενικού σχήματος ποιότητας υπηρεσίας (σε επίπεδο χρήστη) σε μεγέθη κατώτερων επιπέδων που εξαρτώνται από τον τύπο του περιεχομένου.

Η αρχιτεκτονική για την επίτευξη δυναμικού ελέγχου ποιότητας υπηρεσίας φαίνεται στην Εικόνα 10. Τα τμήματα που την απαρτίζουν είναι ο Διαχειριστής Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS Manager), ο Διαχειριστής Περιεχομένου Συσκευής (Media Device Manager, MDM), ένα στοιχείο πρωτοκόλλων (Protocol Component) και ένα τμήμα με τα προγράμματα οδηγών συσκευής (Device Drivers).

Εικόνα 10 - Αρχιτεκτονική Συστήματος Δυναμικού Ελέγχου του QoS

Ο Διαχειριστής Ποιότητας Υπηρεσίας, ο Διαχειριστής Περιεχομένου Συσκευής είναι συγκεκριμένα για αυτή την αρχιτεκτονική και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως θα παρουσιασθούν γενικά. Το στοιχείο πρωτοκόλλων παρέχει μια διεπαφή προς τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα, ενώ το τμήμα με τα προγράμματα οδηγών συσκευής παρέχει διεπαφές για προγράμματα οδηγών συσκευής για διαφορετικούς τύπους περιεχομένου. Ο ρόλος του MDM είναι να λαμβάνει πληροφορία για το δίκτυο από το στοιχείο πρωτοκόλλων (που χρησιμοποιεί RTP/RTCP) και για τις συσκευές των χρηστών από το τμήμα προγραμμάτων οδηγών συσκευής και να καθιστά τον υπόλοιπο μηχανισμό ελέγχου ανεξάρτητο από αυτή την πληροφορία. Διαδραματίζει αντίστοιχο ρόλο με τον IMS του Enamorado, συλλέγοντας την απαραίτητη πληροφορία δικτύου και συσκευής.

Ο Διαχειριστής Ποιότητας Υπηρεσίας προσαρμόζει το επίπεδο εξυπηρέτησης στις τρέχουσες συνθήκες δικτύου. Οι συνθήκες δικτύου προκύπτουν από τα μηνύματα ελέγχου του RTCP. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των RTP συνόδων. Η λειτουργία του γίνεται σε τρία στάδια. Αρχικά, προσδιορίζονται οι συνθήκες τηλεπικοινωνιακής κίνησης, μέσω των μετρήσεων σε κομβικά σημεία του δικτύου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος απόφασης για τον έλεγχο της ποιότητας υπηρεσίας. Τέλος, χρησιμοποιούνται κάποια σενάρια που επενεργούν στα δεδομένα για να αλλάξουν τις συνθήκες με επιθυμητό τρόπο. Στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική η διαχείριση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της ποιότητας υπηρεσίας γίνεται μόνο από τη μεριά του πομπού, με βάση τα μεγέθη που λαμβάνει μέσω του RTCP.

Η ρύθμιση της ποιότητας υπηρεσίας, μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι ο επαναπρογραμματισμός της συσκευής που περιγράφηκε, για την υποστήριξη μεταβαλλόμενης κωδικοποίησης από τη μεριά του περιεχομένου. Ουσιαστικά μπορούν να μεταβληθούν διάφορα μεγέθη που συνδέονται με το περιεχόμενο, όπως η ανάλυση του video, το βάθος χρώματος και η ποιότητα του ήχου. Ωστόσο, μπορούν να μεταβληθούν και δικτυακά μεγέθη, είτε με ενέργειες που αφορούν το δίκτυο καθεαυτό, είτε με ενέργειες που αφορούν το περιεχόμενο που διακινείται από το δίκτυο.

Με βάση τα παραπάνω, οι παράμετροι ποιότητας υπηρεσίας σε δίκτυα περιεχομένου πολυμέσων μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: παράμετροι επιπέδου προγραμματισμού και παράμετροι επιπέδου συστήματος (λειτουργικού προγράμματος ή δικτύου).  Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τη διαπραγμάτευση ποιότητας υπηρεσίας μεταξύ εφαρμογής και Διαχειριστή Ποιότητας Υπηρεσίας, όπως ο ρυθμών των πλαισίων (frame rate σε κινούμενη εικόνα), ο ρυθμός απωλειών πλαισίων και ο παράγοντας Q. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν παράμετροι όπως το μέγεθος πακέτου, το εύρος ζώνης, ο ρυθμός απωλειών πακέτου. Τέτοιες παράμετροι έχουν νόημα για το σύστημα (τη λογική που το διέπει), αλλά όχι για το χρήστη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αντιστοίχιση των μεγεθών του ενός συνόλου σε όρους του άλλου και αντίστροφα.

Στην αλληλεπίδραση της εφαρμογής με το Διαχειριστή Ποιότητας Υπηρεσίας, πρέπει η εφαρμογή να καθορίσει για κάθε ροή δεδομένων μια κλίμακα ποιότητας υπηρεσίας, δηλαδή μια σειρά επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας η οποία καθορίζει τις καταστάσεις της ροής. Σε αυτή τη σειρά κάθε επίπεδο είναι χαμηλότερο σε ποιότητα από αυτό που προηγείται στην αλυσίδα.

Μια συνδυασμένη ροή δεδομένων αποτελείται από πολλές ροές δεδομένων, διαφορετικού περιεχομένου η κάθε μία. Η συνδυασμένη ροή χρησιμοποιείται από το Διαχειριστή Ποιότητας Υπηρεσίας για να ορισθούν σχέσεις κατάταξης μεταξύ των ροών και επομένως να γίνει ευκολότερη η διαχείρισή τους. Οι σχέσεις μεταξύ των ροών καθορίζονται σε όρους προτεραιοτήτων. Ο Διαχειριστής Ποιότητας Υπηρεσίας αλληλεπιδρά με την εφαρμογή σε δύο περιπτώσεις. Κατά την αρχικοποίηση μιας συνόδου RTP γίνονται διαπραγματεύσεις για την ποιότητα υπηρεσίας που ζητά ο χρήστης. Αναγκαία σε αυτό το σημείο είναι η αντιστοίχηση των δύο συνόλων παραμέτρων ποιότητας υπηρεσίας που περιγράφηκαν παραπάνω. Για την αποφυγή της εξειδίκευση του Διαχειριστή Ποιότητας Υπηρεσίας στη διαπραγμάτευση συμμετέχει και ο MDM. Τελικά, αποφασίζεται ή όχι, η αποδοχή της αίτησης του πελάτη. Η δεύτερη περίπτωση αλληλεπίδρασης είναι κατά το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας της μεταφοράς του περιεχομένου. ο Διαχειριστής Ποιότητας Υπηρεσίας μπορεί να ενεργοποιήσει διάφορα γεγονότα στην εφαρμογή και η εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει λειτουργίες, όπως ο τερματισμός αποστολής μιας ροής ή η αλλαγή προτεραιοτήτων.

Η αλληλεπίδραση του Διαχειριστή Ποιότητας Υπηρεσίας με τον MDM γίνεται με την επισήμανση των παραμέτρων αρχικοποίησης του πρώτου επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας στην καθορισμένη κλίμακα. Μια άλλη λειτουργία μεταξύ των δύο μονάδων είναι για την τροποποίηση των χαρακτηριστικών μιας ροής δεδομένων. Οι αλλαγές αφορούν είτε σε περιπτώσεις, όπου το ζητούμενο είναι η αλλαγή του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας, είτε σε περιπτώσεις που η αλλαγή γίνεται για να μην αλλάξει το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας.

Η διαχείριση ποιότητας υπηρεσίας πραγματοποιείται με αλγορίθμους παρακολούθησης και ελέγχου. Οι πρώτοι είναι υπεύθυνοι για την παρατήρηση των συνθηκών τηλεπικοινωνιακής κίνησης, ενώ οι δεύτεροι επεμβαίνουν και ρυθμίζουν διάφορες παραμέτρους του συστήματος. Η βασική ιδέα για την προσαρμογή βασίζεται στην παρακολούθηση της κατάστασης του δικτύου. Όταν παρατηρείται συμφόρηση ο Διαχειριστής Ποιότητας Υπηρεσίας πρέπει να αναλάβει δράση και να τροποποιήσει το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας κάποιων ροών δεδομένων. Η εντολή που δίνεται στον MDM είναι είτε να αναλάβει κάποιο μέτρο μικρής εμβέλειας ή σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων να μειώσει το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας ορισμένων ροών. Από την άλλη πλευρά σε περίπτωση υποχρησιμοποίησης των πόρων του δικτύου, η κατάλληλη αντίδραση είναι η αύξηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας.

Η παρακολούθηση του τρέχοντος επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας γίνεται με ένα από άκρο-σε-άκρο κλειστό βρόχο ελέγχου. Ο αλγόριθμος είναι κυκλικός και αντιδρά κάθε φορά που λαμβάνεται ένα πακέτο RTCP. Η μονάδα παρακολούθησης ελέγχει τόσο τα δικτυακά μεγέθη, όσο και τα γεγονότα που συμβαίνουν από τη μεριά της εφαρμογής. Ειδικά για την πραγματοποίηση της δεύτερης λειτουργίας είναι αναγκαία η επέκταση του πακέτου RTCP με δύο πεδία. Το πρώτο (too_late) περιέχει τον αριθμό των πλαισίων (frames) της ροής πολυμέσων που χάθηκαν ή καθυστέρησαν στη μεριά του δικτύου ή του αποστολέα, ενώ το δεύτερο (nshown) δείχνει τον αριθμό των πακέτων που χάθηκαν λόγω υπερφόρτωσης της μηχανής που τρέχει η εφαρμογή.

Ο συνολικός αριθμός χαμένων πλαισίων προκύπτει από το άθροισμα του αριθμού των χαμένων πακέτων στο δίκτυο και των πεδίων too_late και nshown. Για να αποφευχθούν αιχμές στην τιμή εξόδου, κάτι που θα οδηγούσε τη συμπεριφορά του αλγόριθμου σε ταλαντώσεις, πραγματοποιείται ο μέσος όρος των τελευταίων αθροισμάτων. Η τιμή που προκύπτει λέγεται φιλτραρισμένη απώλεια και αποτελεί την έξοδο του συστήματος παρακολούθησης ποιότητας υπηρεσίας. Είναι επίσης, το μέγεθος που εξετάζει ο αλγόριθμος προσαρμογής για τη λήψη αποφάσεων.

Ο τύπος αλγορίθμου προσαρμογής που ακολουθείται σε τέτοιες προσεγγίσει έχει συνήθως τρεις περιοχές λειτουργίας, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 11. Στην πρώτη, με όνομα ζώνη υποβιβασμού, το μέγεθος εισόδου (εδώ η φιλτραρισμένη απώλεια), είναι μεταξύ του κατωφλίου λs και του 100%. Η δεύτερη περιοχή λειτουργίας, με όνομα ζώνη λειτουργίας, βρίσκεται για τιμές εισόδου μεταξύ των δύο κατωφλίων λi και λs. Στην τρίτη περιοχή, τη ζώνη βελτίωσης η είσοδος έχει τιμές από 0% μέχρι λi.

Σε αυτή την αφαιρετική μορφή οι τιμές κατωφλίων του αλγορίθμου πρέπει να ρυθμιστούν για να εξασφαλίσουν μια βιώσιμη και σταθερή λειτουργία. Από την άλλη, δεν πρέπει να παρουσιάζεται υπερβολική ευαισθησία, οπότε η εξαντλητική δοκιμή μέσω προσομοιώσεων και πειραμάτων κρίνεται αναγκαία για την ορθή επιλογή των τιμών τους.

Εικόνα 11 – Αλγόριθμος Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσίας

Όποτε είναι αναγκαία μια αλλαγή των παραμέτρων ποιότητας υπηρεσίας, ο αλγόριθμος κινείται στην κλίμακα ποιότητας υπηρεσίας. Η κίνηση είναι προς τα κάτω όταν η κίνηση του δικτύου είναι τέτοια, ώστε να μην είναι δυνατόν η εφαρμογή να συνεχίσει με την τρέχουσα ποιότητα υπηρεσίας ή προς τα πάνω σε αντίθετη περίπτωση.

Οι ζώνες βελτίωσης και υποβιβασμού δεν είναι συμμετρικές. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται ως είσοδος, δεν έχουν πάντα γραμμική συμπεριφορά. Έτσι, η έκταση κάθε ζώνης είναι αντικείμενο θεωρητικών μελετών, αλλά και εξαντλητικών δοκιμών.

Αξίζει να επισημανθεί ό,τι η μορφή που δόθηκε για αυτόν τον αλγόριθμο είναι απόλυτα γενική. Μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλες αρχιτεκτονικές, αρκεί να υπάρχει η μονάδα παρακολούθησης και κατάλληλο μέγεθος που θα χρησιμοποιηθεί ως είσοδος. Συνήθως ως τέτοιο χρησιμοποιείται ένα μέγεθος απώλειας, με επικρατέστερο το ποσοστό χαμένων πακέτων.

# Κεφάλαιο 3

# Εξυπηρετητής Προσομοιώσεων (SS)

## Θέση του Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων στην Αρχιτεκτονική του Enamorado

Ο Εξυπηρετητής Προσομοίωσης (Simulation Server, SS) αποτελεί ένα κεντρικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής του Enamorado. Η λειτουργία του καθορίζει την αποδοχή των αιτήσεων χρηστών για παροχή υπηρεσιών καθώς και την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται. Η θέση του στη γενικότερη τοπολογία του Enamorado, φαίνεται στην Εικόνα 12, από την οποία γίνεται φανερή η σημαντικότητα της μονάδας του SS.

Ο σκοπός του SS είναι διττός. Αρχικά θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την ανάλυση, μοντελοποίηση και δοκιμή του συστήματος. Σε δεύτερο στάδιο θα χρησιμοποιηθεί για την στιγμιαία προσαρμογή του συστήματος κατά τη λειτουργία. Πρόκειται επομένως, για τη μονάδα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από την τηλεπικοινωνιακή σκοπιά του δικτύου.

Εικόνα 12 - Λειτουργική Οργάνωση του Enamorado

Για την επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων, ο SS θα πρέπει να βασισθεί σε στέρεες θεωρητικές βάσεις και να συνδυάσει αρκετές σύγχρονες τεχνικές. Μέσα από προσομοιώσεις σε κατάσταση μη-λειτουργίας, θα πραγματοποιηθεί η διαστασιολόγηση και δοκιμή του δικτύου. Επίσης θα προσομοιωθούν σενάρια λειτουργίας και θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων στην οποία θα αποθηκευθεί η a priori γνώση που δημιουργήθηκε. Εν συνεχεία η γνώση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιτόπια προσαρμογή του συστήματος σε πλήρη λειτουργία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα αιχμής (RTP/RTCP) και εμπορικά εργαλεία προσομοίωσης μεγάλης κλίμακας (OPNET, RAQMON). Ταυτόχρονα αναπτύσσονται μέθοδοι και τεχνικές, οι οποίες αφενός δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί, αφετέρου αποσκοπούν στην αποδοχή τους ως αποδοτικές και εύχρηστες.

## Αρχιτεκτονική του SS

Η αρχιτεκτονική του SS περιλαμβάνει μια σειρά από λειτουργικά κομμάτια, καθένα από τα οποία μπορεί να αναπτυχθεί ξεχωριστά. Κάτι τέτοιο επιτρέπει και την ανεξάρτητη βελτιστοποίησή τους σε μεταγενέστερα στάδια λειτουργίας, ώστε η λειτουργία κάθε κομματιού να μπορεί να βελτιωθεί ανάλογα με την εξέλιξη των απαιτήσεων των πελατών και των διαχειριστών των δικτύων.

### Γενική Περιγραφή Λειτουργίας

Πριν την κανονική λειτουργία, κατά τη φάση διαστασιολόγησης και δοκιμής του συστήματος ο Εξυπηρετητής Προσομοίωσης δημιουργεί μια βάση πληροφοριών με καταστάσεις δικτύου και διάφορα σενάρια λειτουργίας σε διαφορετικά δίκτυα, προκειμένου να τη συμβουλεύεται σε κανονική λειτουργία για τη λήψη αποφάσεων.

Ο SS, σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, χρησιμοποιείται επικουρικά από τον IMS. Όταν ο IMS λάβει μια αίτηση από χρήστη, σαρώνει τις λίστες προφίλ συσκευής, χρήστη και περιεχομένου, προκειμένου να εντοπίσει υποψήφια πακέτα περιεχομένου (σωστό περιεχόμενο, κατάλληλο codec, συγκεκριμένη QoS). Τότε ρωτά τον SS ποιο από τα υποψήφια πακέτα είναι το καταλληλότερο με δεδομένες τις συνθήκες δικτύου, εάν μπορεί πράγματι να δοθεί κάποιο πακέτο. Παράλληλα ο SS εκτελεί προσομοιώσεις, σε off-line κατάσταση, εάν οι τρέχουσες συνθήκες δικτύου δεν ταιριάζουν σε κάποια από τις αποθηκευμένες.

### Τα Λειτουργικά Τμήματα του SS

Ο SS αποτελείται από ξεχωριστά τμήματα, που συνεργάζονται μεταξύ τους για την εκτέλεση της απαιτούμενης εργασίας. Ορισμένα από αυτά λειτουργούν σε επίπεδο υλικού, ενώ τα περισσότερα σε επίπεδο λογισμικού.

Στην Εικόνα 13 δίνεται μια αφαιρετική άποψη των λειτουργικών μονάδων του SS, υπό τη μορφή μπλοκ διαγραμμάτων. Επίσης δείχνονται και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δομικών μονάδων του εξυπηρετητή μεταξύ τους, αλλά και με τα υπόλοιπα στοιχεία του Enamorado. Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφεται κάθε δομική μονάδα και αναλύεται η λειτουργίας της.

#### Διαχειριστής Προφίλ

Η μονάδα αυτή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προφίλ που διατηρεί ο IMS. Τα προφίλ είναι τριών κατηγοριών: χρήστη/ συσκευής, υπηρεσίας και περιεχομένου. Με βάση την αρχιτεκτονική που περιγράφηκε παραπάνω, τα προφίλ χρήστη/ συσκευής, δεν είναι αναγκαία προς το παρόν στον SS για την επιλογή ενός κατάλληλου πακέτου για τον χρήστη.

Η μονάδα θα πρέπει να σαρώσει τις άλλες δύο κατηγορίες προφίλ, φιλτράροντας τα πεδία που περιέχουν πληροφορίες, χρήσιμες για τον προσαρμοστικό αλγόριθμο που επιλέγει το κατάλληλο πακέτο περιεχομένου. Οι πληροφορίες που είναι σημαντικές, από τηλεπικοινωνιακή σκοπιά, είναι το μέγεθος του συγκεκριμένου περιεχομένου, τα codec που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ο τύπος σύνδεσης της συσκευής στο δίκτυο, τα διαθέσιμα στη συσκευή codec, και τα προφίλ υπηρεσίας.

Εικόνα 13 -Δομή του Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων

Συγκεντρώνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες (και ενδεχομένως άλλες που ο πάροχος μπορεί να κάνει διαθέσιμες), η μονάδα διαμορφώνει τη λίστα με τα υποψήφια πακέτα περιεχομένου. Ο προσαρμοστικός αλγόριθμος θα τη χρησιμοποιήσει για να επιλέξει το καταλληλότερο, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες δικτύου.

#### Διαχειριστής Στατιστικών

Υπάρχουν τρεις διαχειριστές στατιστικών, για την επεξεργασία και αποθήκευση στατιστικών δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικά κομμάτια του περιβάλλοντος του Enamorado.

Διαχειριστής Στατιστικών Δικτύου

Η λειτουργία του αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που προέρχονται από το δίκτυο. Τα δεδομένα κατάστασης του δικτύου χρησιμοποιούνται για δύο λόγους. Για την τελική απόφαση σχετικά με αίτηση χρήση και ως είσοδος για την παραγωγή προσομοιώσεων σε μη-πραγματικό χρόνο. Η δημιουργία των στατιστικών στοιχείων περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.

Η συλλογή των δεδομένων από το δίκτυο, γίνεται είτε από εξειδικευμένες μετρητικές συσκευές, είτε από δομικά στοιχεία δικτύων που προβλέπουν τη συλλογή δεδομένων ανάδρασης ή έχουν τροποποιηθεί λειτουργικά για αυτό το σκοπό. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα περίπτωση περιγράφονται στο κεφάλαιο ‎0‎3.3.1, στο οποίο αναλύεται η αλληλεπίδραση του SS με το δίκτυο.

Διαχειριστής Στατιστικών Πελάτη

Μετρικές επίδοσης μπορούν να συλλεχθούν και από τις συσκευές των πελατών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσίας και περιεχομένου (perceived QoS/QoC), περιγράφουν δηλαδή, την πραγματική αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα της υπηρεσίας που του προσφέρεται, πέρα από αντικειμενικά μεγέθη δικτύου.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν εύκολα με εφαρμογή του πρωτοκόλλου RTCP, όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης, αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμη πληροφορία για τον IMS και το CPE, προκειμένου να διαμορφώσουν το περιεχόμενο πολυμέσων που προσφέρουν ή να τροποποιήσουν το ήδη υπάρχων, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις των πελατών.

Γενική Δημιουργία Στατιστικών

Ο SS μετά την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει από τα διάφορα τμήματα του Enamorado, πρέπει να δημιουργήσει γενικά στατιστικά στοιχεία που να περιγράφουν την κατάσταση του δικτύου και να συνοψίζουν τις καταστάσεις των συνόδων (τρέχουσες και συνολικές). Οι μονάδες που χρειάζονται τα στοιχεία αυτά (IMS-CPE) θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα μέσα από καθορισμένες διαπροσωπείες.

Ο SS μπορεί να αποκτήσει στοιχεία για τις τρέχουσες ροές δεδομένων και από τον Εξυπηρετητή Ροών (Streaming Server), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία από την πλευρά του χρήστη (μέσω RTCP) δεν είναι διαθέσιμα. Επίσης τέτοιου είδους στοιχεία μπορούν να συλλεχθούν και μέσω του μηχανισμού μηνυμάτων SMS/MMS, σε περίπτωση που μια τέτοια πολιτική αποδειχθεί χρήσιμη.

Τέλος, ένα γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (GUI), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανά πάσα στιγμή αξιοποίηση των δεδομένων που δημιουργήθηκαν. Μέσα από το περιβάλλον επίβλεψης ο χρήστης θα μπορεί να έχει άμεση αντίληψη του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας/ περιεχομένου που έχουν οι πελάτες στις ενεργές συνόδους, ενώ θα μπορεί να αντιλαμβάνεται και την κατάσταση της κίνησης στα επιμέρους υποδίκτυα του Enamorado.

#### Μηχανή Προσομοίωσης

Σε αυτό το τμήμα βρίσκονται τα σενάρια μοντελοποίησης και τα σενάρια εκτέλεσης πλήρους λειτουργίας. Η μηχανή τροφοδοτεί το εργαλείο προσομοίωσης OPNET με πληροφορίες για το περιβάλλον του Enamorado. Επίσης εξάγει αποτελέσματα για τη δημιουργία στατιστικών προσομοίωσης, τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο προσαρμοστικός αλγόριθμος για τη λήψη αποφάσεων.

Η μηχανή προσομοίωσης στηρίζεται κυρίως στο εργαλείο OPNET, μιας και οι υπόλοιπες λειτουργίες είναι τετριμμένες. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται περισσότερο από την αποτελεσματικότητα του πακέτου. Για το λόγο αυτό, δίνονται στην παράγραφο ‎3.2.3 περισσότερες λεπτομέρειες για τη μοντελοποίηση και προσομοίωση δικτύων με το εμπορικό πακέτο OPNET.

#### Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι

Ο ρόλος του προσαρμοστικού αλγόριθμου είναι η ανεύρεση ενός νέου προφίλ επικοινωνίας ανά αίτηση εξυπηρέτησης χρήστη, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο IMS και τις τρέχουσες συνθήκες δικτύου.

Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί δεν απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριμένων μηχανισμών από την πλευρά του δικτύου για τη δέσμευση πόρων και τον έλεγχο αποδοχής. Λειτουργεί συνολικά και ανεξάρτητα του δικτύου, με αποτέλεσμα να είναι άμεση η χρησιμοποίησή της σε όλα τα υπάρχοντα δίκτυα, χωρίς την παραμικρή τροποποίηση της υπάρχουσας τοπολογίας, παρά μόνο την προσθήκη των εξυπηρετητών της αρχιτεκτονικής που παρουσιάσθηκε.

Η ιδέα στην οποία στηρίχθηκε ο προσαρμοστικός αλγόριθμος είναι η συλλογή δεδομένων ανατροφοδότησης από τη συσκευή του χρήστη και το δίκτυο, προκειμένου να διαγνωσθεί έγκαιρα μια κατάσταση συμφόρησης και να εφαρμοστεί η κατάλληλη τηλεπικοινωνιακή πολιτική. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε κανείς να πει, ότι μια συνδυασμένη άποψη της κατάστασης του δικτύου και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσίας/ περιεχομένου (perceived QoS/QoC) από τη μεριά του χρήστη, καθοδηγούν την τηλεπικοινωνιακή στρατηγική του συστήματος.

Ο προσαρμοστικός αλγόριθμος αποτελεί την καρδιά του SS. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του αποσκοπούν στην ορθή τροφοδότηση δεδομένων του αλγόριθμου, ώστε να αποφασίζει σωστά για κάθε αίτηση εξυπηρέτησης. Για το λόγο αυτό αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο ‎3.5, μιας και αποτελεί το κύριο κομμάτι της εργασίας για τον SS.

#### Γραφικό Περιβάλλον

Ένα γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (GUI) για τον SS, είναι ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο για το διαχειριστή δικτύου. Μέσα από αυτό το περιβάλλον θα μπορεί ο διαχειριστής να αντιληφθεί άμεσα την κατάσταση του συστήματος, να προβλέψει αστοχίες και να προλάβει καταστάσεις συμφόρησης.

Μια υλοποίηση του GUI θα πρέπει να περιλαμβάνει την τρέχουσα τοπολογία του δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου πρόσβασης, του δικτύου πυρήνα και της τοπολογίας των λειτουργικών εξυπηρετητών), την κίνηση των χρηστών (τις ενεργές συνόδους με τα χαρακτηριστικά τους) και έναν αριθμό στατιστικών μεγεθών που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε αντίστοιχα δίκτυα.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να απεικονίζουν με σαφήνεια και εύληπτο τρόπο, την τρέχουσα χρησιμοποίηση των πόρων του δικτύου, το εύρος ζώνης που καταναλώνουν οι ροές των χρηστών, την κατανομή της κίνησης,  τα διαφορετικά προφίλ (συσκευών, χρηστών και υπηρεσιών) και βέβαια τις ρυθμιζόμενες παραμέτρους του συστήματος, ώστε να υπάρχει άμεση επίδραση σε αυτές.

### OPNET

Το πακέτο λογισμικού OPNET (Optimized Network Engineering Tool, OPNET) είναι ένα εμπορικό εργαλείο για την τεκμηρίωση, σχεδίαση και προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Μπορεί να υποστηρίξει τις παραπάνω δυνατότητες για μια πληθώρα δικτύων, από ένα απλό LAN μέχρι δορυφορικά δίκτυα εκπομπής.

Στηρίζεται σε προσομοιώσεις διακριτών γεγονότων και είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη σχεδίαση και μελέτη τηλεπικοινωνιακών δικτύων, πρωτοκόλλων,  και εφαρμογών σε ένα ρεαλιστικό και αξιόπιστο περιβάλλον. Το OPNET επιτρέπει την επιστημονική ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δικτύων (τόσο κατά τη σχεδίαση, όσο και κατά τη φάση βελτιστοποίησης και αξιοποίησης των πόρων του). Επίσης επιτρέπει την εικονική δοκιμή πολιτικών ποιότητας υπηρεσίας και την αλληλεπίδρασή τους με τις άλλες μορφές κίνησης του δικτύου. Είναι δυνατή η μελέτη σεναρίων αστοχιών και προβλημάτων του δικτύου, ώστε να αντιμετωπισθούν εκ προοιμίου. Τέλος είναι δυνατή η ανάπτυξη και δοκιμή νέων αρχιτεκτονικών, με απώτερο σκοπό την τεκμηρίωσή τους.

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του OPNET είναι ότι είναι γραμμένο σε γλώσσα C/C++, κάτι που κάνει εφικτό την άμεση επέμβαση του μελετητή σε προκαθορισμένες συναρτήσεις, όπως οι ουρές αναμονής, οι επεξεργαστές των κόμβων, μέσα από καθορισμένα χαρακτηριστικά (attributes).

Η αρχιτεκτονική του πακέτου είναι διαστρωματωμένη, κάνοντας δυνατή την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης σε όποιο επίπεδο κρίνεται ικανοποιητικότερο. Υποστηρίζεται η επαναχρησιμοποίηση μοντέλων μεταξύ των επιπέδων, ώστε ένα μοντέλο που σχεδιάσθηκε σε κατώτερο επίπεδο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως σε ένα ανώτερο.

Παρέχει τέσσερα εργαλεία ανάπτυξης μοντέλων προσομοίωσης (Model Development Tools, MDTs), τα οποία ονομάζονται συντάκτες (editors). Οι συντάκτες είναι οργανωμένοι με ένα ιεραρχικό τρόπο που υποστηρίζει την επαναχρησιμοποίηση μοντέλου.

Ξεκινώντας από το ανώτερο επίπεδο, συναντά κανείς το Συντάκτη Δικτύου (Network Editor), με τον οποίο μπορεί να ορίσει τη φυσική τοπολογία ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Ορίζεται η θέση και η διασύνδεση οντοτήτων δικτύου, όπως οι κόμβοι και οι συνδέσεις. Κάθε οντότητα συνοδεύεται από διάφορα χαρακτηριστικά, με τα οποία ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τη συμπεριφορά τους. Μάλιστα υποστηρίζονται ακόμα και συγκεκριμένα εμπορικά μοντέλα κατασκευαστών (όπως  Cisco, 3Com, HP, κ.α.). Οι κόμβοι  μπορεί να σταθεροί, κινητοί ή δορυφορικοί, ενώ οι συνδέσεις μπορεί να είναι σημείου-προς-σημείο (μονής ή διπλής κατεύθυνσης), τύπου διαύλου (για την υποστήριξη υπηρεσιών εκπομπής) ή ασύρματοι (για την υποστήριξη κινητών επικοινωνιών). Για τη μοντελοποίηση πολύπλοκων δικτύων, ακολουθείται η έννοια του υποδικτύου με δενδρική μορφή. Ένα υποδίκτυο θεωρείται ως ένα δένδρο με κορμό το υποδίκτυο υψηλότερου επιπέδου και κλαδιά επιμέρους υποδίκτυα. Τα φύλλα αποτελούν πολύ απλά δίκτυα με απλούς κόμβους και συνδέσεις μεταξύ τους.

Στο αμέσως κατώτερο επίπεδο συναντάται ο Συντάκτης Κόμβων (Node Editor). Κάθε μοντέλο κόμβου αναπαρίσταται στο Συντάκτη Κόμβων ως διασυνδεδεμένα ανεξάρτητα τμήματα (modules). Τα τμήματα είναι δύο ειδών: αυτά με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά (σύνολο δομημένων παραμέτρων) και εκείνα που μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω σε υψηλότερο βαθμό. Παραδείγματα της πρώτης κατηγορίας είναι οι πηγές πακέτων, πομποί σημείου-προς-σημείο και ασύρματοι δέκτες. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ουρές και οι επεξεργαστές.

Ένα επίπεδο πιο κάτω βρίσκεται ο Συντάκτης Διεργασιών (Process Editor). Τα μοντέλα διεργασιών, τα οποία δημιουργούνται με το Συντάκτη Διεργασιών περιγράφουν τη λογική ροή και τη συμπεριφορά των τμημάτων ουρών και των επεξεργαστών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα μοντέλα διεργασιών εκφράζονται σε μια γλώσσα (ονομάζεται Proto-C), η οποία αποτελείται από διαγράμματα μετάβασης καταστάσεων (State Transition Diagrams, STDs), μια βιβλιοθήκη διαδικασιών πυρήνα και μια τυπική έκδοση της γλώσσας C.

Μέσα σε κάθε κατάσταση του παραπάνω επιπέδου, μπορεί να τοποθετηθεί γενική λογική ελέγχου, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες συναρτήσεις του πυρήνα του πακέτου και κοινές συναρτήσεις της γλώσσας C. Σε αυτό το κατώτερο επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Συντάκτης Κώδικα (Code Editor) για να δημιουργηθούν και να τροποποιηθούν υπάρχουσες καταστάσεις ή να προστεθούν επιπλέον καταστάσεις, σε περίπτωση ανάπτυξης ενός καινούργιου πρωτοκόλλου, αλγορίθμου ή τηλεπικοινωνιακής πολιτικής.

## Αλληλεπιδράσεις του SS

Ο SS ουσιαστικά συγκεντρώνει στοιχεία από το δίκτυο και εκτελεί τον προσαρμοστικό αλγόριθμο, προκειμένου να απαντήσει στον IMS για το πακέτο που είναι προτιμότερο να δοθεί σε ένα χρήστη, εάν είναι δυνατόν να του δοθούν υπηρεσίες του δικτύου. Επομένως ο SS, αλληλεπιδρά κυρίως με την υποδομή του δικτύου (με διάφορα τμήματά του) και τον IMS.

Οι αλληλεπιδράσεις με το δίκτυο είναι σαφώς περισσότερο πολύπλοκες, γιατί προϋποτίθεται επικοινωνία με απομακρυσμένα μέρη και συσκευές οι οποίες δεν είναι απόλυτα προσανατολισμένες για επικοινωνία με τον SS. Μάλιστα αρκετές από αυτές, αποτελούν δομικά κομμάτια των δικτύων που ανήκουν. Από την άλλη η επικοινωνία με τον IMS είναι ιδιαίτερα σημαντική για το δίκτυο και οφείλει να γίνει με βέλτιστο τρόπο, ώστε να μειώνεται η επιβάρυνση με μη αναγκαίες πληροφορίες και να γίνονται γρηγορότερα.

Στα επόμενα δύο κεφάλαια αναλύονται οι αλληλεπιδράσεις του SS με τα διάφορα μέρη του περιβάλλοντος του Enamorado και δίνεται η χρησιμότητα της κάθε αλληλεπίδρασης. Επίσης διερευνώνται αποδοτικοί τρόποι χρησιμοποίησής τους, καθώς και εκείνα τα μέρη που συμμετέχουν στην ορθή λειτουργία τους.

### Αλληλεπιδράσεις με το Δίκτυο

Το περιβάλλον του Enamorado αποτελείται από τρία επιμέρους μεγάλα δίκτυα.  Ένα ασύρματο LAN (WLAN), ένα δίκτυο 3ης γενιάς UMTS, το οποίο περιλαμβάνει ένα ασύρματο δίκτυο πρόσβασης (Radio Access Network, RAN) και ένα δίκτυο πυρήνα (Core Network, CN) και ένα δίκτυο IP στο οποίο είναι διασυνδεδεμένοι οι λειτουργικοί εξυπηρετητές (IMS, SS, CPE). Τα παραπάνω δίκτυα συνδέονται όλα μεταξύ τους με ένα δίκτυο ραχοκοκαλιάς IP. Το δίκτυο ραχοκοκαλιάς αποτελείται από διάφορους δρομολογητές που συνδέονται με ζεύξεις Ethernet των 10/100 Mbps και 155Mbps ATM, υποστηρίζοντας πρωτόκολλα IPv4, IPv6 και για ποιότητα υπηρεσίας πολιτικές DiffServ και RSVP.

Το δίκτυο πυρήνα του UMTS συνδέεται με το δίκτυο ραχοκοκαλιάς μέσω της πύλης GPRS (Gateway GPRS Service Node, GGSN). Τα GGSNs είναι τα σημεία σύνδεσης του UMTS με τα εξωτερικά δίκτυα. Μεταφράζουν τα πακέτα GPRS που τους έρχονται από τα SGSNs στη σωστή μορφή πακέτου μονάδας πρωτοκόλλου (Packet Data Unit, PDP) και τα παραδίδουν στα εξωτερικά δίκτυα. Ταυτόχρονα εκτελούν και την ανάποδη εργασία, μετατρέποντας τις PDP διευθύνσεις στις αντίστοιχες UMTS διευθύνσεις των χρηστών για τους οποίους προορίζονται εντός του UMTS δικτύου. Τα στοιχεία Serving GPRS Support Node (SGSN) είναι υπεύθυνα για τη σύνδεση του CN με το RAN δίκτυο του UMTS.  Παρέχουν παράδοση και αποστολή των πακέτων στους κινητούς σταθμούς της περιοχής υπό την εποπτεία τους. Είναι υπεύθυνα για τη δρομολόγηση, το λογικό έλεγχο, τη διαχείριση κινητικότητας του χρήστη (σύνδεση, αποσύνδεση, διαχείριση θέσης), την πιστοποίηση και τη χρέωση. Το δίκτυο πυρήνα του UMTS μπορεί να εφοδιαστεί με τρία ακόμα στοιχεία, UMSC, HLR, VLR, τα οποία έχουν αντίστοιχη λειτουργία με το GSM και περιγράφονται αναλυτικότερα στα ‎[14], ‎[15].  Το δίκτυο ασύρματης πρόσβασης (RAN) αποτελείται από το στοιχείο Node-B και τον ελεγκτή ασύρματου δικτύου (Radio Network Controller, RNC).  Το Node-B μετατρέπει τις ροές δεδομένων μεταξύ της συσκευής χρήστη και του RNC. Είναι η λογική οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αποστολή και λήψη στις κυψέλες του συστήματος που συνδέονται με το RNC που ανήκει το στοιχείο. Το RNC έχει τον έλεγχο της χρήσης των ασύρματων πόρων της περιοχής του. Αποτελεί το σημείο πρόσβασης υπηρεσίας (Service Access Point, SAP) για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στο RAN και το CN, ‎[15]. Στο περιβάλλον του Enamorado υπάρχει μια κυψέλη με συνολική χωρητικότητα 2Mbps, κάτι που επιτρέπει την ύπαρξη καναλιών κάτω ζεύξης από 64Kbps (με 32 χρήστες) μέχρι 384 Kbps (με 5 χρήστες). Το κανάλι πάνω ζεύξης είναι σταθερό στα 64Kbps.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ουσιαστικά υπάρχουν ένα ασύρματο τμήμα και ένα τμήμα IP στην υποδομή του δικτύου. Ο SS αλληλεπιδρά και με τα δύο τμήματα (Εικόνα 14). Συλλέγει μετρήσεις από αυτά, προκειμένου να δημιουργήσει δεδομένα για την κατάσταση του δικτύου και να εκτελέσει τις κατάλληλες προσομοιώσεις.

SS-Δίκτυο IP Αλληλεπίδραση

Για τη συλλογή μετρήσεων σε αυτό το τμήμα διεπαφής χρησιμοποιείται ένα εμπορικό προϊόν της εταιρίας Spirent και όνομα Smart Bits 600. το στοιχείο αυτό επιτρέπει τη συλλογή μετρήσεων απευθείας από το δίκτυο και την άμεση αποστολή  τους στο περιβάλλον Windows μέσω APIs ή με καθυστέρηση μέσω αρχείων κειμένου.

Στο συγκεκριμένο περιβάλλον η συσκευή  Smart Bits μπορεί να τοποθετηθεί στη γραμμή σύνδεσης του δικτύου ραχοκοκαλιάς με το υποδίκτυο των εξυπηρετητών και να παρέχει τον SS με μετρήσεις αυτής της γραμμής.

SS-Ασύρματο Δίκτυο Αλληλεπίδραση

Το στοιχείο δικτύου που συλλέγει τις μετρήσεις από το ασύρματο δίκτυο είναι το RNC. Το RNC συλλέγει πληροφορίες σχετικές με το χρήστη και το επίπεδο ελέγχου για το στοιχείο Node-B που ελέγχει.

Στην περίπτωση των εμπορικών συστημάτων που θα αναπτυχθούν με βάση την πλατφόρμα του Enamorado, τα στοιχεία εκείνα που θα ασκούν τη διαχείριση των ασύρματων δικτύων πρόσβασης μπορεί να είναι από διαφορετικές γενιές δικτύων (GSM, GPRS, UMTS).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο δίκτυο που κατασκευάζει η Siemens και θα χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή, διαστασιολόγηση και βελτιστοποίηση του συστήματος, οι αντίστοιχες εργασίες γίνονται στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης (Operation and Management Center, OMC). Συγκεκριμένα το στοιχείο που λαμβάνει τις μετρήσεις επίδοσης του δικτύου είναι ο Ασύρματος  Διοικητής (Radio Commander, RC).  Συνήθως τα RCs είναι συνδεδεμένα στα RNCs συλλέγοντας πληροφορίες για τα ίδια τα RNCs και τα Node-Bs που ελέγχουν. Το διάστημα μεταξύ των μετρήσεων σε ένα RC μπορεί να ορισθεί μεταξύ 5 και 7200 λεπτών.

Για το σκοπό του Enamorado λαμβάνονται μετρήσεις που σχετίζονται μόνο με τη χωρητικότητα της κυψέλης. Τέτοιες είναι το δεσμευμένο και το διαθέσιμο εύρος ζώνης. Το RC επιτρέπει την εξαγωγή των μετρήσεων σε δυαδικά αρχεία ή αρχεία κειμένου ή απευθείας μέσω κατάλληλου λογισμικού. Η διεπαφή επικοινωνίας με την οποία είναι εφοδιασμένο το RC βασίζεται στο CORBA και επιτρέπει τη σύνδεση με εξωτερικά στοιχεία και επιτρέπει σε πρόσθετο, εξωτερικό εξοπλισμό να στέλνει μετρήσεις σε αυτό. Κατόπιν τις συγκεντρώνει και τις αποστέλλει με τη σειρά του στον SS.

### Αλληλεπιδράσεις με τον IMS

Ο IMS έχει πληροφορίες για τη συσκευή χρήστη, τα προφίλ υπηρεσίας και περιεχομένου. Δέχεται τις αιτήσεις των χρηστών και τελικά παραδίδει το περιεχόμενο. Από την άλλη μεριά ο SS έχει πληροφορίες για το δίκτυο που ο IMS αγνοεί. Επομένως είναι αναγκαία η αλληλεπίδρασή τους για να φέρουν εις πέρας το έργο που απαιτείται.

Ο IMS κάνει την πρώτη επεξεργασία δεδομένων όταν δεχθεί μια αίτηση εξυπηρέτησης από ένα χρήστη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα υποψήφιο σύνολο λύσεων. Ο IMS συμβουλεύεται τον SS για την τελική απόφαση. Η επικοινωνία μεταξύ τους πρέπει να είναι σύγχρονη και βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών. Παρόλο που η ανταλλαγή πληροφοριών κάτω από ένα σύγχρονο πρωτόκολλο μπορεί να μειώσει την απόδοση μέσω της επιβάρυνσης της κίνησης, ωστόσο είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί ένα απλό πρωτόκολλο για την επικοινωνία.

Παρά τις παραπάνω δυσκολίες και συμβιβασμούς που πρέπει να αντιμετωπισθούν, η ομοιόμορφη κατανομή της ευφυΐας μεταξύ του IMS και του SS λειτουργεί επικουρικά για την απόδοση του συστήματος και οδηγεί στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του.

Η επικοινωνία των IMS-SS λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 14. Στο πρώτο ο IMS, έχοντας προεπεξεργαστεί την αίτηση του χρήστη και έχοντας διαμορφώσει ένα σύνολο υποψήφιων λύσεων, παραδίδει αυτό το σύνολο στον SS προκειμένου να πάρει την τελική απόφαση για την καταλληλότερη λύση. Ο SS έχοντας επίγνωση των συνθηκών του δικτύου, εκτελεί τον προσαρμοστικό αλγόριθμο και επιλέγει την καταλληλότερη λύση. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να γίνει αποδεκτή η κλήση του χρήστη. Οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις ισχύει, ο SS επικοινωνεί ξανά με τον IMS για να του αναφέρει την απάντηση. Η λειτουργία αυτή φαίνεται στην επόμενη εικόνα, στην οποία παρουσιάζεται η συνολική αλληλεπίδραση SS, IMS και δικτύου.

Ο SS είναι δυνατόν να επικοινωνήσει με τον IMS και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός της περίπτωσης που απαντά για την αποδοχή ή όχι αίτησης εξυπηρέτησης χρήστη.  Μια πολύ χρήσιμη επικοινωνία του SS με τον IMS είναι στην περίπτωση αστοχίας ενός ή περισσότερων τμημάτων του δικτύου. Το πλαίσιο επικοινωνίας των δύο εξυπηρετητών σε κατάστασης ανάγκης είναι πολύ σημαντικό να σχεδιασθεί προσεκτικά και αποδοτικά. Καταρχήν θα πρέπει να καθορισθούν οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, για τις οποίες ο SS πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με τον IMS. Οι καταστάσεις αυτές στηρίζονται στις μετρήσεις του δικτύου που αποκτά ο SS και επομένως πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την αντίστοιχη λειτουργία στη λογική ελέγχου του. Τέλος θα πρέπει να καθορισθεί ο τρόπος επικοινωνίας σε τέτοιες περιπτώσεις και η αναγνώριση των καταστάσεων από τη μεριά του IMS, για τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Εικόνα 14 - Αλληλεπιδράσεις του Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων

Τέλος ο IMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεσολαβητής για την απόκτηση στοιχείων της κατάστασης του δικτύου. Αυτή η λειτουργία είναι σημαντική στην περίπτωση που αντιμετωπίζεται πρόβλημα στη συλλογή στοιχείων από την πλατφόρμα του πελάτη, όπως ειπώθηκε και παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και άλλο στάδιο επικοινωνίας μεταξύ των δύο εξυπηρετητών. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξει και κάποιος συγχρονισμός, ώστε η συλλογή των στοιχείων από τον IMS να γίνει σε ανενεργές χρονικές στιγμές για τον ίδιο, ενώ η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών να γίνει σε περίοδο ανάπαυσης για τη μεταξύ τους ζεύξη.

## Προσομοιώσεις Μη-Πραγματικού Χρόνου

Οι προσομοιώσεις μη-πραγματικού χρόνου θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον καθορισμό των σεναρίων προσομοίωσης. Τα σενάρια μη-πραγματικού χρόνου χρησιμεύουν στη διαστασιολόγηση του συστήματος και την ανίχνευση των οριακών συνθηκών λειτουργίας του.

Τα σενάρια που θα εκτελούνται σε μη-πραγματικό χρόνο, θα χρησιμοποιηθούν και για την κατασκευή της τοπολογίας που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή δεδομένων προσομοίωσης σε μη-πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα που προκύπτουν είναι στατιστικά μεγέθη του δικτύου που χρησιμοποιούνται ως δεδομένα ανάδρασης για το Enamorado. Η τοπολογία που θα προκύψει, μαζί με τις προσομοιώσεις χρησιμοποιούνται για την στιγμιαία προσαρμογή, εν ώρα λειτουργίας. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα αποτελούν μια βάση για την παραπέρα ανάλυση και μελέτη της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής.

### Τοπολογία Προσομοίωσης

Η δημιουργία μιας τοπολογίας αντιπροσωπευτικής του πραγματικού δικτύου είναι πολύ σημαντική, γιατί καθορίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Με βάση την υποδομή δικτύου που περιγράφηκε σε προηγούμενες παραγράφους, η τοπολογία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ασύρματο δίκτυο πρόσβασης, ένα IP δίκτυο πυρήνα (σε περιορισμένη έκταση) και το σύστημα του Enamorado. Στην προσομοίωση δεν ενδιαφέρει τόσο η συμπεριφορά των ροών στη μεριά του δικτύου των λειτουργικών εξυπηρετητών, μιας και το δίκτυο αυτό είναι αρκετά ταχύτερο από τα υπόλοιπα τμήματα της αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, η στενωπός εντοπίζεται στα άλλα δύο υποδίκτυα, με έμφαση το ασύρματο δίκτυο πρόσβασης.

Οι ροές πολυμέσων στο δίκτυο εξυπηρετητών αναμένεται να μην δημιουργούν προβλήματα, μιας και το δίκτυο αυτό έχει χωρητικότητα 100Mbit. Τόση είναι και η χωρητικότητα της γραμμής σύνδεσης του IP δικτύου πυρήνα με το δίκτυο πρόσβασης. Επίσης, οι διασυνδέσεις στο IP δίκτυο είναι ζεύξεις ATM των 155Mbit. Επομένως , η κίνηση που εκπέμπεται με αφετηρία το CPE, διαμέσου IMS, δεν προκαλεί προβλήματα στο υποδίκτυο εξυπηρετητών και προωθείται χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις από το IP δίκτυο. Από εκεί και πέρα στο δίκτυο πρόσβασης με τη σαφώς μειωμένη χωρητικότητα και τα προβλήματα που δημιουργεί η κινητικότητα των χρηστών, δημιουργούνται προβλήματα με καθυστερήσεις και απώλειες πακέτων.

Η τοπολογία προσομοίωσης δε χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη την κίνηση που προκαλούν οι ροές πολυμέσων στο δίκτυο εξυπηρετητών. Η κίνηση αυτή λαμβάνεται υπόψη στα άλλα δύο υποδίκτυα, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μάλιστα να και το IP δίκτυο πυρήνα φαίνεται να έχει μεγάλη χωρητικότητα, προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν σε αυτό από την αύξηση του αριθμού των πελατών του συστήματος, μιας και όλη η κίνηση που διαμοιράζεται στα δίκτυα πρόσβασης, μεταφέρεται από αυτό.

Η τοπολογία προσομοίωσης, πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι αναγκαία για τη σωστή πρόβλεψη των συνθηκών που θα βρεθεί μελλοντικά το δίκτυο. Η απλότητα είναι ουσιαστική για την όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του συστήματος κατά τη φάση λειτουργίας, όταν είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν νέα δεδομένα.

### Αυτο-μάθηση Μηχανής Προσομοίωσης

Πολλές φορές οι συνθήκες που θα υποδεικνύουν οι τιμές που έρχονται σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας από τα μετρητικά όργανα του δικτύου (RNC, Smart Bits 600) δεν θα ταυτίζονται με τις συνθήκες δικτύου που έχουν παραχθεί με βάση τα δεδομένα των προσομοιώσεων μη-πραγματικού χρόνου. Τότε θα είναι αναγκαίο η μηχανή προσομοίωσης να δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία για αυτή την κατάσταση. Η προσομοίωση που θα κάνει θα είναι κατά το χρόνο λειτουργίας, την ίδια στιγμή που ο SS θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις για αιτήσεις εξυπηρέτησης χρηστών.

Επομένως, παρόλο που θα έχουν δημιουργηθεί σενάρια προσομοιώσεων και θα έχουν παραχθεί δεδομένα για αυτά τα σενάρια, ώστε να ελαττωθεί ο χρόνος λήψης απόφασης, η εκτέλεση προσομοιώσεων σε πραγματικό χρόνο είναι αναπόφευκτη, ώστε η απεικόνιση της συμπεριφοράς του συστήματος να βελτιώνεται όλο και περισσότερο.

Το σύστημα που μόλις περιγράφηκε διαθέτει την ικανότητα της αυτο-μάθησης. Η ικανότητά του να μαθαίνει τις καινούριες καταστάσεις υλοποιείται με την αποθήκευση των δεδομένων που προκύπτουν από τις προσομοιώσεις πραγματικού χρόνου. Μάλιστα, όσο προχωρά η λειτουργία του συστήματος θα είναι όλο και λιγότερο αναγκαίο να εκτελούνται προσομοιώσεις πραγματικού χρόνου, μιας και η βάση δεδομένων θα περιέχει όλο και περισσότερα δεδομένα. Η αποθηκευμένη και αποκτημένη γνώση του συστήματος θα διευκολύνει τη λειτουργία των προσαρμοστικών μηχανισμών.

### Ορισμός Σεναρίων

Τα σενάρια μη-πραγματικού χρόνου μπορούν να είναι αυτούσια τα σενάρια λειτουργίας που περιγράφηκαν στην παράγραφο ‎1.1.3, για τα διαφορετικά δίκτυα πρόσβασης του χρήστη. Αναγκαία θα είναι και η τροποποίησή τους όσον αφορά σε εμπλεκόμενα μεγέθη (επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας, μέγεθος περιεχομένου, codec) και συνθήκες δικτύου (ποσοστό απωλειών πακέτου, jitter και καθυστέρηση αύξησης πακέτων). Τα τρία βασικά σενάρια μπορούν να αποτελέσουν βάση για τη δημιουργία και άλλων σεναρίων με διαφορετικά δίκτυα πρόσβασης, όπως το Bluetooth, αλλά και σεναρίων που διαδραματίζονται στο ίδιο δίκτυο πρόσβασης με διαφορετικούς παραμέτρους χρήστη, όπως αναμένεται και σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί μια μεγάλη βάση στατιστικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ταχύτητας λήψης της απόφασης.

Με βάση τους προσαρμοστικούς αλγόριθμους που θα αναπτυχθούν στην επόμενη παράγραφο, μπορούν να δημιουργηθούν τρεις κατηγορίες σεναρίων για την εκτέλεση προσομοιώσεων πραγματικού χρόνου, δηλαδή για την εκτέλεση προσομοιώσεων κατά τη φάση λειτουργίας, σε περίπτωση που η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω, δεν περιλαμβάνει μια κατάσταση ταυτόσημη με την εκάστοτε κατάσταση του δικτύου. Τα σενάρια χαρακτηρίζονται ως υπερφορτωμένα, φορτωμένα ή υπερφορτωμένα. Ο χαρακτηρισμός αφορά στην κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το δίκτυο κατά το χρόνο εκτέλεσης του σεναρίου. Στα υπερφορτωμένα σενάρια το δίκτυο υποχρησιμοποιείται, χωρίς να αξιοποιούνται όλες  δυνατότητές του. Στα φορτωμένα σενάρια η χρησιμοποίηση είναι κανονική και χωρίς προβλήματα. Τέλος, στα υπερφορτωμένα σενάρια το δίκτυο είναι σε κατάσταση συμφόρησης, οπότε ανάλογα προκύπτουν και τα μεγέθη των καθυστερήσεων και των απωλειών.

Τα σενάρια έχουν κατηγοριοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο για να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά του δικτύου κάτω από διαφορετικές συνθήκες φορτίου. Το κριτήριο μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα δικτυακά μεγέθη (ποσοστό απωλειών πακέτων, μέση καθυστέρηση πακέτου και ο συνδυασμός της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσίας και ποιότητας περιεχομένου). Ταυτόχρονα, συνεκτιμάται η επίδραση των τερματικών συσκευών και της τεχνολογίας πρόσβασης (τύπος δικτύου πρόσβασης), καθώς επιδρούν στο δικτυακό φορτίο.

Στα σενάρια προσομοίωσης και τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτά, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η κίνηση υποβάθρου. Ως τέτοια χαρακτηρίζεται η κίνηση που μεταφέρεται από το δίκτυο και δεν ανήκει στις αιτήσεις χρηστών προς το σύστημα του Enamorado. Πρόκειται για κίνηση που μεταφέρεται με πολιτική καλύτερης προσπάθειας (best-effort policy), η οποία μπορεί να λάβει υψηλές τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ο Πίνακας 12 παρέχει μια μορφή των σεναρίων προσομοιώσεων που πρέπει να δημιουργηθούν. Κάθε τύπος δικτύων χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό καταστάσεων. Αν για το δίκτυο πρόσβασης υπάρχουν NSAN καταστάσεις και για το IP δίκτυο πυρήνα NSCN, τότε ο συνολικός αριθμός σεναρίων που πρέπει να δημιουργηθεί για κάθε κατηγορία σεναρίων είναι . Σε κάθε τύπο δικτύου ένα μέγεθος (ή περισσότερα) καθορίζει τις καταστάσεις. Τα x1, x2, y1, y2 αντιπροσωπεύουν τιμές κατωφλίων των εκάστοτε επιλεγμένων μεγεθών, με βάση τις οποίες γίνεται ο διαχωρισμός των καταστάσεων. Η αντιστοιχία των σεναρίων με τα προφίλ περιεχομένου (δεδομένα, αντιπρόσωπος για την ακρόασή τους) είναι ένα-προς-ένα, με την έννοια ότι κάθε σενάριο, δίνει ενδεικτικές τιμές των δικτυακών μεγεθών που θα αντιμετωπίσει ο χρήστης, αν επιλεγεί το συγκεκριμένο προφίλ.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί η σύνδεση της δημιουργίας σεναρίων με τα διαθέσιμα προφίλ περιεχομένου. Ειπώθηκε ήδη ότι τα σενάρια προκύπτουν από κάποια βασικά με ελαφρές τροποποιήσεις ως προς τις επιλογές χρήστη και τη διαφοροποίηση της συσκευής. Για την ορθή κατασκευή τους πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα διαφορετικά προφίλ περιεχομένου, που μπορεί να χρειαστεί να σταλούν στον ίδιο χρήστη (για παράδειγμα όταν η κωδικοποίηση αλλάζει από H.263 σε MPEG-4).

Πίνακας 12 - Αφαιρετική Περιγραφή Σεναρίων Μη-Πραγματικού Χρόνου

| Κατηγορία | Σενάριο | Κατάσταση Δικτύου Πυρήνα (NSCN) | Κατάσταση Δικτύου Πρόσβασης (NSAN) | Προφίλ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Underloaded | 1 | 0-x1% | 0-y1% | P1 |
|  | 2 |  |  | P2 |
|  | … |  |  | … |
| Loaded | 1 | x1% – x2% | y1% – y2% | P1 |
|  | 2 |  |  | P2 |
|  | … |  |  | … |
| Overloaded | 1 | x2% - 100% | y2% - 100% | P1 |
|  | 2 |  |  | P2 |
|  | … |  |  | … |

### Δεδομένα Προσομοιώσεων

Τα στατιστικά δεδομένα που θα προκύψουν από τις προσομοιώσεις μη-πραγματικού χρόνου και από εκείνες κατά τη λειτουργία του συστήματος πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή, ώστε να αξιοποιούνται άμεσα και να μην δημιουργούν επιπρόσθετες καθυστερήσεις στη λήψη απόφασης για αίτηση χρήστη. Άλλωστε ο σκοπός της υιοθέτησής τους είναι η επιτάχυνση της απόφασης.

Μια μορφή που μπορεί να εξασφαλίσει είναι αυτή του πίνακα. Η πρώτη στήλη περιέχει τις καταστάσεις του δικτύου που θεωρούνται τρέχουσες και έχουν προκύψει από τα σενάρια προσομοιώσεων. Οι επόμενες στήλες δημιουργούνται με βάση τα προφίλ. Για κάθε προφίλ περιεχομένου δημιουργείται μια στήλη, η οποία δίνει για κάθε τρέχουσα κατάσταση τις αντίστοιχες τιμές των μεγεθών του δικτύου που θα προκύψουν με την αποδοχή του συγκεκριμένου προφίλ. Οι νέες τιμές έχουν προκύψει και αυτές από τις προσομοιώσεις μη-πραγματικού χρόνου. Έτσι η χρήση των δεδομένων γίνεται σε δύο στάδια: πρώτα εντοπίζεται η τρέχουσα κατάσταση δικτύου στην πρώτη στήλη και στη συνέχεια ανάλογα με το προφίλ περιεχομένου που επιλέγεται από τον SS, εντοπίζεται η επόμενη κατάσταση δικτύου στη γραμμή που εντοπίσθηκε η τρέχουσα κατάσταση.

Σε περίπτωση που μια κατάσταση δεν εντοπισθεί στη στήλη τρεχουσών καταστάσεων, επιλέγεται η κοντινότερη (με κάποιο μαθηματικό κριτήριο) και εντοπίζεται η επόμενη. Στη συνέχεια ακολουθεί η λειτουργία της αυτο-μάθησης και γίνεται η προσομοίωση της κατάστασης που δεν βρέθηκε για να προστεθεί αυτή και οι επόμενές της στον πίνακα των δεδομένων.

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση άφιξης χρήστη στο σύστημα. Στην περίπτωση τερματισμού μιας συνόδου πρέπει να γίνει η αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή, έχοντας γνώση του προφίλ περιεχομένου που είχε, εντοπίζεται η (κοντινότερη) κατάσταση στην αντίστοιχη στήλη και από αυτή η προηγούμενη κατάσταση, η οποία επικρατούσε πριν γίνει αποδεκτή η αίτηση. Αυτή η προηγούμενη κατάσταση γίνεται τρέχουσα με την έξοδο του χρήστη από το σύστημα. Βέβαια, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακριβώς η κατάσταση πρέπει να γίνει εκ νέου προσομοίωση για να δημιουργηθεί και η προηγούμενη, ώστε να προστεθούν στον πίνακα τα δεδομένα της κατάστασης που απουσίαζε.

## Προσαρμοστικός Αλγόριθμος

### Μονάδα Λογικής Πυρήνα

Ο SS τροφοδοτείται από τον IMS με ένα σύνολο από υποψήφιες λύσεις για το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσίας του περιεχομένου και επιλέγει το καταλληλότερο προφίλ περιεχομένου. Ο στόχος του είναι να επιλεγεί το προφίλ που μπορεί να μεταφερθεί από το δίκτυο, χωρίς να θυσιαστεί η ποιότητα του περιεχομένου για τις υπάρχουσες και την νέα ροή δεδομένων. Ταυτόχρονα, επιζητείται η μεγιστοποίηση του αριθμού των χρηστών στο σύστημα.

Η διαδικασία επιλογής προφίλ περιεχομένου, αποτελεί την κυριότερη λειτουργία του SS. Όλες οι υπόλοιπες είναι επικουρικές για την ορθή εκτέλεση της επιλογής. Η λειτουργία επιλογής προφίλ ποιότητας υπηρεσίας υλοποιείται από τη μονάδα Λογικής Πυρήνα (Core Logic, CL). Η θέση της μονάδας στην οργάνωση του SS και οι αλληλεπιδράσεις με τις υπόλοιπες μονάδες του φαίνονται στην Εικόνα 12 (σελίδα 59, παράγραφος ‎3.1). Η μονάδα λογικής, επιλέγει το τελικό προφίλ περιεχομένου με τη βοήθεια της Μονάδας Προσομοιώσεων (Simulation Engine, SE) και τηs Μονάδας Αποθήκευσης Προσομοιώσεων (Simulation Repository, SR).

Η μονάδα Λογικής Πυρήνα ενθυλακώνει τους μηχανισμούς προσαρμογής περιεχομένου του συστήματος. Στην καρδιά της βρίσκεται ο αλγόριθμος επιλογής προφίλ περιεχομένου. Για την επιλογή χρησιμοποιούνται και οι προσομοιώσεις μη-πραγματικού χρόνου που παρέχονται από τα SE, SR. Επίσης η CL δέχεται ως είσοδο δεδομένα μετρήσεων για την κατάσταση του δικτύου (από τις συσκευές λήψης μετρήσεων) από τη μονάδα Παρακολούθησης και Ανάλυσης Δικτύου (Network Monitor & Analyzer, NMA). Τα δεδομένα μπορεί να είναι είτε πραγματικού χρόνου (μέσω κατάλληλων συσκευών), είτε δεδομένα που προέρχονται από τα μηνύματα ελέγχου του πρωτοκόλλου RTCP.

### Χαρακτηρισμός Αλγόριθμου Προσαρμογής

Από τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της μονάδας CL είναι ο αλγόριθμος προσαρμογής περιεχομένου. Πρόκειται για ένα αλγόριθμο απόφασης, ο οποίος εφαρμόζει συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή πολιτική.

Στο περιβάλλον του Enamorado, το ζητούμενο είναι η πρόσβαση νομαδικών χρηστών σε ετερογενές δίκτυο και η προσαρμοστική παράδοση περιεχομένου σε αυτούς. Οι δύο αυτές απαιτήσεις είναι οι βασικές ενός μηχανισμού προσαρμογής περιεχομένου, όπως ορίσθηκαν στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος ‎2.3.1.  Επομένως, ο αλγόριθμος επιλογής περιεχομένου μπορεί να είναι ένας μηχανισμός προσαρμογής περιεχομένου πολυμέσων βασισμένος σε παρακολούθηση του δικτύου.

Ο μηχανισμός παρακολούθησης στο συγκεκριμένο περιβάλλον είναι συνδυασμός μετρήσεων που λαμβάνονται από στοιχεία δικτύου και τη συσκευή πελάτη (μέσω RTCP). Ακόμα, χρησιμοποιούνται προσομοιώσεις μη-πραγματικού χρόνου για την επιτάχυνση αποφάσεων σχετικών με την κατάσταση του δικτύου, τρέχουσα και μελλοντική μετά την επιλογή του κατάλληλου προφίλ περιεχομένου.

Η επίτευξη της προσαρμογής επιτυγχάνεται με την τεχνική της Αλλαγής Κωδικοποίησης των Δεδομένων. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι ο αναπρογραμματισμός της συσκευής, συνιστά μια τεχνική αφαίρεσης πληροφορίας, μιας και μετά τον αναπρογραμματισμό, το περιεχόμενο μπορεί να έχει συμπιεστεί περισσότερο και άρα να έχει αφαιρεθεί πληροφορία από αυτό. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η μείωση του επιπέδου ποιότητας περιεχομένου που δίνεται στο χρήστη. Πολύ συχνά, συμβαίνει το εντελώς αντίθετο, όταν οι πόροι του δικτύου υποχρησιμοποιούνται, οπότε τότε θα έλεγε κανείς ότι προστίθεται πληροφορία. Επιπρόσθετα, ο αναπρογραμματισμός που εκτελεί ένας αντιπρόσωπος υλικού η λογισμικού (εγκατάσταση νέου codec) δεν αλλάζει μόνο τη συμπίεση των δεδομένων, αλλά και την κωδικοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο λαμβάνεται υπό νέα μορφή, η οποία από μόνη της μπορεί να χρειάζεται λιγότερη ή περισσότερη συμπίεση δεδομένων για την διατήρηση της ίδίας ποιότητας υπηρεσίας.

Η αλλαγή αυτή του τύπου των δεδομένων συνεπάγεται ότι ο αλγόριθμος που εφαρμόζεται δεν ανήκει σε κάποια από τις άλλες τεχνικές προσαρμογής (Προτεραιότητες Δεδομένων, Μετατροπή Μορφής, Κατηγοριοποίηση Σκοπού). Αυτό συμβαίνει γιατί οι μηχανισμοί αυτοί επιδρούν πάνω στο ίδιο προφίλ περιεχομένου για να αφαιρέσουν πληροφορία.

Ο αλγόριθμος, ανήκει καθαρά στην κατηγορία των μηχανισμών Αλλαγής Κωδικοποίησης Δεδομένων, αφού η προσαρμογή γίνεται για να αλλάξει η πλατφόρμα ακρόασης (συσκευή), ώστε να διαθέτει καινούργιες δυνατότητες. Επίσης στο Enamorado ο αναπρογραμματισμός και άρα η προσαρμογή είναι αναγκαίο να γίνεται στιγμιαία κατά τη λειτουργία της μετάδοσης των δεδομένων (on-the-fly).

Η αρχιτεκτονική του Enamorado ταιριάζει απόλυτα με το γενικό σχήμα αρχιτεκτονικής που δόθηκε στην περίπτωση μηχανισμών προσαρμογής των κατηγοριών που αναφέρθηκαν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλη η λογική ελέγχου, η μονάδα Ελέγχου Διεπαφής Χρήστη, η μονάδα Διαχειριστή και η μονάδα Παρακολούθησης Δικτύου και Τερματικής Συσκευής, διαμοιράζεται στον IMS και τον SS. Την παρακολούθηση του δικτύου, την αναλαμβάνει ο SS, ενώ την παρακολούθηση της τερματικής συσκευής (μέσω RTCP) η μονάδα διοχέτευσης ροών πολυμέσων του IMS. Η μονάδα Ελέγχου Διεπαφής Χρήστη υλοποιείται στον IMS, ενώ η λογική του Διαχειριστή μοιράζεται μεταξύ των δύο. Ο IMS διαχειρίζεται τις ροές, ο SS όμως αποφασίζει για την εγκατάστασή τους ή όχι. Για την επιλογή του προφίλ περιεχομένου, βοηθά ο IMS καθορίζοντας τις υποψήφιες λύσεις.

Από τους συγκεκριμένους μηχανισμούς που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2, πιο κατάλληλος φαίνεται ο δυναμικός έλεγχος του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας. Η αρχιτεκτονική του είναι αρκετά παρόμοια με την αρχιτεκτονική του Enamorado, στηρίζεται στην παρακολούθηση του δικτύου (η οποία κατά κύριο λόγο γίνεται με το RTP/RTCP) και προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά των ροών δεδομένων με βάση μια κλίμακα ποιότητας υπηρεσίας.

### Αφαιρετική Σχεδίαση του Αλγόριθμου Επιλογής

Ένας από τα κύρια σημεία του αλγόριθμου επιλογής είναι η εκτίμηση της κατάστασης του δικτύου, με βάση μετρήσεις από το δίκτυο και τη συσκευή του πελάτη.  Ο αλγόριθμος λειτουργεί σε τρεις ζώνες (κατά το πρότυπο του δυναμικού ελέγχου ποιότητας υπηρεσίας). Οι τρεις ζώνες περιγράφουν την κατάσταση του δικτύου. Οι μετρήσεις που προέρχονται από το δίκτυο (ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο αποκτούνται, RTCP/Smart Bitς 600, RNC), και αφορούν μεγέθη όπως το ποσοστό απωλειών πακέτου, η καθυστέρηση λήψης πακέτου και το τρέμουλο (jitter) μπορούν να συνδυαστούν σε ένα μετρικό μέγεθος, το οποίο χαρακτηρίζει την κατάσταση του δικτύου και άρα τη ζώνη λειτουργίας.

Επειδή, δεν μπορεί να μεταβληθεί η υποδομή του δικτύου, αλλά μόνο οι πόροι που δεσμεύονται για κάθε χρήστη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα μετρικό μέγεθος, το οποίο ονομάζεται γενικά Κατάσταση Δικτύου (Network State, NS). Η τιμή 0% για το NS δηλώνει δίκτυο χωρίς καθόλου κίνηση, ενώ η τιμή 100% δηλώνει δίκτυο με κατάσταση βαριάς συμφόρησης. Μεταξύ των δύο ακραίων τιμών ορίζονται δύο κατώφλια με βάση τα οποία γίνεται ο χαρακτηρισμός του NS και καθορίζεται η ζώνη λειτουργίας του αλγόριθμου. Αν το κάτω κατώφλι ονομαστεί th_u και το πάνω th_o, τότε οι τρεις καταστάσεις του δικτύου (ζώνες λειτουργίας) φαίνονται στην Εικόνα 15 και ονομάζονται κατάσταση Υποφόρτωσης, Φόρτωσης και Υπερφόρτωσης.

Εικόνα 15 - Οι τρεις Καταστάσεις του Δικτύου

Συμπληρωματικά, μπορεί να οριστεί η αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσίας και ποιότητα περιεχομένου (perceived QoS/QoC) των ενεργών RTP συνόδων από την πλευρά του χρήστη, ώστε να γίνει μια σύγκριση της αντίληψης του χρήστη για την ποιότητα που λαμβάνει με την εικόνα που φαίνεται από τα δικτυακά δεδομένα. Τα πακέτα αναφορών παραλήπτη του RTCP (Receiver Report, RR packets) που δημιουργούνται από την πλατφόρμα πελάτη, παρέχουν το ποσοστό της απώλειας πακέτων, την καθυστέρηση πακέτου, το τρέμουλο της καθυστέρησης πακέτου και το χρόνο συνολικής διαδρομής για ένα χρήστη, μεγέθη ικανά να χαρακτηρίσουν την κίνηση και την ποιότητα υπηρεσίας (περιεχομένου) από τη σκοπιά του συγκεκριμένου χρήστη που τα δημιουργεί.

Ο αλγόριθμος επιλογής δέχεται ως είσοδο τις απευθείας μετρήσεις δικτύου, τις μετρήσεις δικτύου από το RTCP και μια λίστα από πιθανά προφίλ περιεχομένου, η οποία έχει προκύψει με φιλτράρισμα της λίστας περιεχομένου από τη μονάδα  Διαχείρισης Προφίλ Περιεχομένου του IMS. Η λειτουργία του έγκειται στην απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης χρήστη. Σε περίπτωση αποδοχής νέας συνόδου, πρέπει να υποδείξει και τον τύπο του περιεχομένου που πρέπει να δοθεί, δηλαδή, να επιλέξει το καταλληλότερο προφίλ από τη λίστα των υποψήφιων που παρέλαβε από τον IMS.

#### Στρατηγική Προσαρμογής Περιεχομένου

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί μια σημαντική παράμετρος της λειτουργίας του αλγορίθμου. Η λεπτομέρεια έγκειται στην ικανότητα του αλγορίθμου και του υλοποιημένου μηχανισμού, να υποστηρίζει την αναπροσαρμογή ενεργών συνόδων που έγιναν αποδεκτές σε προηγούμενο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος μπορεί να χρειαστεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά μια συνόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τη λήψη μιας απόφασης. Με αυτόν τον τρόπο η ποιότητα υπηρεσίας ενεργών συνόδων μπορεί να μειώνεται προκειμένου να γίνει αποδεκτή μια αίτηση νέου πελάτη ή μπορεί να αυξάνεται εάν κάποιος τερματίζει τα σύνοδό του και το δικτύου είναι σε κατάσταση μη-συμφόρησης. Στην άλλη εκδοχή του ο αλγόριθμος δεν μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των ενεργών συνόδων, αλλά ενδιαφέρεται μόνο για τη νέα σύνοδο και την κατάσταση στην οποία θα βρεθεί το δίκτυο με την αποδοχή της.

Η λειτουργία του αλγόριθμου διαφοροποιείται σημαντικά με την εφαρμογή μιας εκ των παραπάνω δύο στρατηγικών αναπροσαρμογής. Έτσι αν υποστηρίζεται προσαρμογή των ήδη εγκατεστημένων RTP συνόδων υπάρχουν τρεις δυνατότητες όταν φθάνει μια αίτηση νέου χρήστη:

- Εάν το δίκτυο είναι σε κατάσταση μη-συμφόρησης και υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι, εγκαθίσταται η νέα σύνοδος RTP, χωρίς να χρειαστεί να μειωθεί η ποιότητα υπηρεσίας/περιεχομένου των ήδη εγκατεστημένων συνόδων.

- Σε περίπτωση που με τη νέα άφιξη δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι δικτύου για την αποδοχή της συνόδου αλλά είναι δυνατή η μείωση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας των εγκατεστημένων συνόδων, ο μηχανισμός προσαρμογής προχωρά στην ελάττωση της ποιότητας για όσες συνόδους είναι επιτρεπτό και εγκαθιστά τη νέα σύνοδο (με την ελάχιστη δυνατή ποιότητα για αυτή).

- Σε περίπτωση που κατά την άφιξη νέας αίτησης το δίκτυο είναι σε κατάσταση συμφόρησης η αίτηση θα απορριφθεί λόγω έλλειψης πόρων.

Οι ενέργειες που περιγράφηκαν παραπάνω αντιστοιχούνται απευθείας στις τρεις ζώνες λειτουργίας στις οποίες μπορεί να βρεθεί ο αλγόριθμος (Υποφόρτωσης, Φόρτωσης και Υπερφόρτωσης). Προφανώς, όταν η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως Υποφόρτωση η αίτηση γίνεται αποδεκτή χωρίς αλλαγές. Στην κατάσταση Φόρτωσης, γίνεται ο έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν η νέα σύνοδος προκαλεί υπερφόρτωση, οπότε και θα πρέπει να μειωθεί η ποιότητα των εγκατεστημένων συνόδων και στην κατάσταση υπερφόρτωσης δεν επιτρέπεται επιπλέον δέσμευση πόρων.

Στην περίπτωση που ο μηχανισμός επιλογής δεν υποστηρίζει την προσαρμογή των ήδη εγκατεστημένων συνόδων, τότε καθίσταται απλούστερος, αλλά και λιγότερο προσαρμοστικός, με την έννοια ότι δεν αντιδρά με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο (όσον αφορά τον αριθμό των ενεργών συνόδων) στις αλλαγές κατάστασης του δικτύου. Ο λόγος για αυτή τη συμπεριφορά θα φανεί παρακάτω. Η αντίδραση του μηχανισμού σε περίπτωση νέας αίτησης περιλαμβάνει τρεις επιλογές:

- Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση της συνόδου στο μέγιστο βαθμό, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή και η επιλογή γίνεται από τη διαθέσιμη λίστα προφίλ περιεχομένου, επιλέγοντας το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας.

- Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο δίκτυο, αλλά δεν επαρκούν για την κάλυψη της αίτησης στον υψηλότερο βαθμό της, η σύνοδος εγκαθίσταται και αναζητείται το προφίλ που μπορεί να υποστηριχθεί χωρίς προβλήματα. Εάν δεν υπάρχει τέτοια επιλογή και οποιοδήποτε προφίλ και αν επιλεγεί, οδηγεί το σύστημα σε συμφόρηση, η αίτηση απορρίπτεται.

- Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο σύστημα, τότε η αίτηση εξυπηρέτησης απορρίπτεται αμέσως.

Για μια ακόμη φορά οι τρεις πιθανές ενέργειες αντιστοιχίζονται απευθείας στις τρεις ζώνες λειτουργίας που διαθέτει ο προσαρμοστικός αλγόριθμος. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διαφορετικές επιλογές που μπορεί να ακολουθεί ένας αλγόριθμος όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση δικτύου. Αυτές οι επιλογές αναλύονται στις επόμενες τρεις παραγράφους.

#### Υποφορτωμένοι Αλγόριθμοι

Η διαφοροποίηση των αλγορίθμων ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου είναι βολική, γιατί επιτρέπει την επιλογή διαφορετικής τηλεπικοινωνιακής πολιτικής σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση που η κατάσταση του δικτύου χαρακτηρισθεί ως Υποφορτωμένη, μπορούν να ακολουθηθούν τρεις επιλογές.

Στην πρώτη προσέγγιση επιχειρείται η μέγιστη δυνατή χρησιμοποίηση των πόρων του δικτύου, ώστε στον χρήστη να φτάσει το καλύτερο δυνατό μίγμα ποιότητας υπηρεσίας, ποιότητας περιεχομένου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ο αλγόριθμος του SS επιλέγει το προφίλ περιεχομένου που μεγιστοποιεί την ποιότητα υπηρεσίας και ποιότητα περιεχομένου, όταν φθάνει μια αίτηση νέου χρήστη. Παράλληλα, δεν γίνεται καμία ρύθμιση στις εγκατεστημένες ροές δεδομένων. Η πολιτική αυτή συνεχίζεται μέχρι το δίκτυο να μεταπέσει στην κατάσταση φόρτωσης. Πρόκειται για άπληστο αλγόριθμο, ο οποίος προκαλεί τη γρήγορη μετάπτωση του συστήματος σε καταστάσεις συμφόρησης. το πρόβλημα αυξάνεται με τη αύξηση πελατών στο σύστημα, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται μαζικά, όπως στην περίπτωση αθλητικών γεγονότων και επικαιρότητας, όπου οι χρήστες παρουσιάζουν την τάση να προσέρχονται μαζικά κατά την έναρξη και να αποχωρούν το ίδιο μαζικά με το τέλος του γεγονότος. Το δίκτυο μεταπίπτει στην κατάσταση φόρτωσης γρηγορότερα από κάθε άλλη περίπτωση αλγορίθμου, οπότε, ανάλογα με την πολιτική προσαρμογής, είτε μειώνει σε σύντομο χρονικό διάστημα την ποιότητα των υπόλοιπων υπηρεσιών, είτε απορρίπτει καινούργιες αιτήσεις.

Σε μια δεύτερη προσέγγιση, ακολουθείται η ακριβώς αντίθετη στρατηγική δέσμευσης πόρων. Επιλέγεται το προφίλ με το μικρότερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας/περιεχομένου, ώστε να αποφευχθούν οι προηγούμενες συχνές αναπροσαρμογές περιεχομένου και καταστάσεις υψηλής κίνησης. Η επιλογή αυτή είναι κατάλληλη για την περίπτωση δικτύου χωρίς προσαρμογή εγκατεστημένων συνόδων, με πολλούς ενεργούς χρήστες.

Η τρίτη προσέγγιση είναι μια ενδιάμεση των δύο παραπάνω περιπτώσεων. Η επιλογή στρατηγικής δέσμευσης πόρων εξαρτάται από την κατάσταση του δικτύου. Όσο το δίκτυο κινείται σε χαμηλές περιοχές κίνησης, ο αλγόριθμος λειτουργεί επιθετικά και δεσμεύει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας/περιεχομένου. Όσο η κατάσταση του προσεγγίζει την κατάσταση φόρτωσης και η κίνηση αυξάνεται ο αλγόριθμος καθίσταται λιγότερο άπληστος και επιλέγει προφίλ με μέτριο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας/περιεχομένου. Αυτή η λειτουργία συνεχίζεται μέχρι η κατάσταση δικτύου (NS), φτάσει στο πρώτο κατώφλι th_u. Η ζώνη που καλύπτει η προσέγγιση αυτή για τον αλγόριθμο Υποφορτωμένης κατάστασης φαίνεται στην Εικόνα 16. Από αυτή φαίνεται ότι αρχικά γίνονται άπληστες επιλογές για να περιορισθούν από το μισό περίπου της κατάσταση και άνω. Η κλίση της γραμμής στο διάγραμμα εξαρτάται από την υποστήριξη ή όχι της προσαρμογής ήδη εγκατεστημένων συνόδων.

#### Φορτωμένοι Αλγόριθμοι

Η κύρια μέριμνα των αλγορίθμων φορτωμένης κατάστασης είναι να κρατήσουν την κατάσταση του δικτύου μεταξύ των δύο κατωφλίων. Επειδή εδώ το δίκτυο είναι πάντοτε κοντά σε κατάσταση συμφόρησης, δηλαδή κοντά στο ανώτερο κατώφλι (λαμβανομένης υπόψη και της ασυμμετρίας στο χωρισμό του διαστήματος 0-100%), ο αλγόριθμος επιλέγει πάντα τη λύση με το κατώτερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας/περιεχομένου. Προηγουμένως έχει ελέγξει ότι η λύση που επιλέγει δεν οδηγεί σε κατάσταση συμφόρησης.

Εικόνα 16 - Στρατηγική Δέσμευσης Πόρων

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των εγκατεστημένων συνόδων ο αλγόριθμος έχει την τάση να ελαττώσει την ποιότητα μιας ή περισσοτέρων εγκατεστημένων συνόδων. Για να πάρει την απόφαση επιλογής πρέπει να γνωρίζει το τρέχων δεσμευμένο εύρος ζώνης b_cur και το ελάχιστο αναγκαίο εύρος ζώνης b_min για την εξασφάλιση μιας ελάχιστης ποιότητας υπηρεσίας για μια νέα σύνοδο. Η πρώτη τιμή δίνεται από πακέτο αναφοράς RTCP και  δεύτερη είναι η ελάχιστη εγγυημένη παροχή ποιότητας υπηρεσίας/περιεχομένου που δίνει ο διαχειριστής του δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, το διαθέσιμο εύρος ζώνης μετά από μια υποθετική μείωση ποιότητας στη σύνοδο δίνεται από τη σχέση:

Το διαθέσιμο εύρος b_av μπορεί να λάβει τιμές σε ένα διάστημα από μια ελάχιστη μέχρι μια μέγιστη. Έτσι ο αλγόριθμος ελαττώνει το b_av από την τρέχουσα στην ελάχιστη προκειμένου να κάνει αποδεκτή τη νέα αίτηση. Αυτό βέβαια μπορεί να οδηγήσει στη σταδιακή μείωση της ποιότητας που έχουν οι εγκατεστημένες ροές, ωστόσο κάνει τον αλγόριθμο γρηγορότερο (μιας και αρκεί η μείωση ορισμένων μόνο συνόδων για την εξεύρεση των πόρων που απαιτεί η νέα) και παράγει λιγότερη σηματοδοσία στο δίκτυο.

Σε μια δεύτερη προσέγγιση, ο αλγόριθμος ελευθερώνει πόρους, ελαττώνοντας αργά το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας/περιεχομένου σε ορισμένες εγκατεστημένες συνόδους. Η λογική που ακολουθεί κάνει μια ελάττωση, ώστε μόνο ένα μέρος του διαθέσιμου εύρους ζώνης b_av να ελευθερώνεται. Επειδή συνήθως μια νέα αίτηση χρειάζεται αρκετούς πόρους, οι οποίοι δεν μπορούν να εξασφαλισθούν με μία ελαφριά μείωση του επιπέδου μιας μόνο ροής, χρειάζεται η μείωση να γίνει σε περισσότερες εγκατεστημένες ροές. Πιο συγκεκριμένα, εάν επιλεγεί ένα προφίλ με αναγκαίο εύρος ζώνης b_req, τότε το δεσμευμένο εύρος κάθε εγκατεστημένης συνόδου ελαττώνεται στην τιμή , όπου ο παράγοντας c είναι 0<c<1 και καθορίζεται πειραματικά. Αν τώρα το b_req είναι μικρότερο από το c( b_av, η αίτηση απορρίπτεται. Αν όμως το b_req είναι μεγαλύτερο από το c( b_av, το b_req λαμβάνει νέα τιμή την τιμή που προκύπτει από την τρέχουσα με αφαίρεση του μέγιστου b_av, οπότε πλέον το b_cur λαμβάνει ξανά νέα τιμή με βάση την (3.3) και ακολουθεί ο ίδιος έλεγχος με την προηγούμενη περίπτωση.

Το μειονέκτημα αυτής της εκδοχής είναι η παραγωγή μεγάλης σηματοδοσίας στο δίκτυο, η οποία επιβαρύνει την ήδη υπάρχουσα τεταμένη κατάσταση, ενώ παράλληλα και η απόδοσή του είναι πιο αργή. Το πλεονέκτημα που διαθέτει είναι η ομαλή συμπεριφορά στην αλλαγή της ποιότητας υπηρεσίας, κάτι που δεν αποτελεί ενόχληση για τους τελικούς χρήστες.

#### Υπερφορτωμένοι Αλγόριθμοι

Όταν το δίκτυο βρεθεί σε κατάσταση υπερφόρτωσης ο μοναδικός στόχος που έχει ο αλγόριθμος επιλογής είναι να το επαναφέρει σε κατάσταση φόρτωσης. Για το λόγο αυτό αν δεν υποστηρίζεται η αναπροσαρμογή των εγκατεστημένων συνδέσεων μόνη επιλογή είναι η απόρριψη νέων αιτήσεων, μέχρι οι έξοδοι από συνόδους ελευθερώσουν τους αναγκαίους πόρους για τη μετάπτωση στην επιθυμητή κατάσταση.

Σε περίπτωση που υποστηρίζεται αναπροσαρμογή εγκατεστημένων συνδέσεων, μπορούν να ακολουθηθούν άλλες μέθοδοι λιγότερο επιθετικές από την απευθείας απόρριψη των αιτήσεων. Η πιο άμεση κίνηση που μπορεί να γίνει είναι η μείωση της ποιότητας των συνόδων που υπάρχουν στο σύστημα. Ωστόσο, ο αλγόριθμος μείωσης των επιπέδων των συνόδων πρέπει να είναι γρήγορος, μας και η κατάσταση του δικτύου δεν επιτρέπει καθυστερήσεις.

Η ποιότητα υπηρεσίας/περιεχομένου των συνόδων με υψηλό b_av πρέπει να μειωθεί ώστε το δίκτυο να επανέλθει το συντομότερο δυνατό στην κατάσταση φόρτωσης. Σε περίπτωση που όλες οι σύνοδοι είναι στο ελάχιστο επίπεδό τους, δηλαδή δεν υπάρχει b_av κάθε νέα αίτηση απορρίπτεται αμέσως. Στην περίπτωση που ορισμένες σύνοδοι δεν είναι σε κατάσταση φόρτωσης, το εύρος κάθε συνόδου μειώνεται στην τιμή . Εάν η κατάσταση του δικτύου εξακολουθεί να είναι υπερφορτωμένη, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία. Εάν όμως η κατάσταση μεταπέσει στην κατάσταση φόρτωσης, τότε σταματά η κατάσταση συναγερμού και πλέον εφαρμόζονται αλγόριθμοι φορτωμένης κατάστασης.

Η παραπάνω λειτουργία περιγράφεται συνοπτικά στο διάγραμμα ροής της Εικόνα 17. Παρατηρείται ότι μετά την απόρριψη μιας νέας αίτησης, λόγω μη διαθέσιμου b_av ο έλεγχος της κατάστασης του δικτύου γίνεται ξανά, μιας και μπορεί ένας χρήστης να τερματίσει τη σύνοδό του και έτσι να ελευθερωθούν τόσοι πόροι, ώστε το σύστημα να μεταπέσει κατευθείαν στην φορτωμένη κατάσταση.

Εικόνα 17 - Υπερφορτωμένς Αλγόριθμος Προσαρμογής Εγκατεστημένων Συνόδων

### Συγκεκριμενοποίηση Αλγόριθμου Επιλογής

Μέχρι τώρα παρουσιάσθηκε το πλαίσιο σχεδίασης του αλγόριθμου επιλογής του Εξυπηρετητή Προσομοιώσεων. Στην παρούσα παράγραφο αναλύονται οι συγκεκριμένες επιλογές που ακολουθήθηκαν και δίνεται μια πλήρως λειτουργική περιγραφή του στο περιβάλλον του Enamorado.

Ο αλγόριθμος του SS ανήκει στην κατηγορία των μηχανισμών δυναμικού ελέγχου της ποιότητας υπηρεσίας. Χαρακτηρίζεται από τρεις ζώνες λειτουργίας που αντιστοιχούν σε τρεις καταστάσεις δικτύου (Υποφορτωμένη, Φορτωμένη, Υπερφορτωμένη), όπως στην Εικόνα 15.

Όσον αφορά στη στρατηγική δέσμευσης πόρων, στην παρούσα φάση δεν υποστηρίζεται αναπροσαρμογή των εγκατεστημένων συνόδων RTP. Αν και η υποστήριξη αυτής της δυνατότητας θα επέτρεπε τη μεγιστοποίηση του αριθμού των χρηστών, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί αυτοσκοπό του Enamorado και για το λόγο αυτό σε πρώτο στάδιο μελετάται η λειτουργία χωρίς μεταβολή των χαρακτηριστικών των ήδη εγκατεστημένων συνόδων.

Όπως ήδη ειπώθηκε, ο SS (και άρα ο αλγόριθμος που υλοποιεί) δέχεται ως είσοδο μια λίστα από υποψήφια προφίλ περιεχομένου και στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου. Εξετάζοντας τα στοιχεία, με τη βοήθεια και κάποιων δεδομένων προσομοιώσεων μη-πραγματικού χρόνου, επιλέγει ένα προφίλ περιεχομένου, δηλαδή τη μορφή του και τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο υλικού (ή λογισμικού). Τέλος, ειδοποιεί τον IMS για την επιλογή του και αν χρειάζεται εκτελεί πρόσθετες προσομοιώσεις. Η λειτουργία αυτή γίνεται με κάθε νέα αίτηση χρήστη.

Η λογική ελέγχου του SS για την επιλογή ενός προφίλ περιεχομένου, υλοποιείται από τον αλγόριθμο επιλογής. Ο αλγόριθμος δέχεται ως είσοδο μια λίστα L, με τα υποψήφια προφίλ περιεχομένου. Έστω i, ένα υποψήφιο προφίλ από τα διαθέσιμα στη λίστα L. Στο προφίλ περιλαμβάνεται, τόσο ένας τύπος περιεχομένου (κωδικοποίηση-συμπίεση), όσο και ο αντίστοιχος αντιπρόσωπος υλικού/λογισμικού (codec) που χρειάζεται για την ακρόασή του. Συγκεντρωτικά οι μεταβλητές του αλγορίθμου φαίνονται στον Πίνακας 13.

Πίνακας 13 - Μεταβλητές του Αλγόριθμου Επιλογής

| i | δείκτης συγκεκριμένου προφίλ περιεχομένου |
| --- | --- |
| L | λίστα με τα υποψήφια προφίλ περιεχομένου |

Στον Πίνακας 14 δίνονται συγκεντρωτικά οι παράμετροι και οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την οριοθέτηση της λογικής του αλγορίθμου. Η εξήγησή τους δίνεται στη συνέχεια.

Πίνακας 14 - Παράμετροι του Αλγόριθμου Επιλογής

| Pi | ένας συγκεκριμένος τύπος περιεχομένου |
| --- | --- |
| ci | μέγεθος codec |
| di | διάρκεια περιεχομένου |
| ti | χρόνος για να κατέβει ένα συγκεκριμένο codec και να εγκατασταθεί στη συσκευή (πριν την εγκατάσταση ροής πολυμέσων |
| Shi | η επιβάρυνση του codec για κατέβασμα και εγκατάσταση |
| λ | τρέχων ρυθμός απωλειών (%) που αντιμετωπίζουν οι ροές που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο πρόσβασης με το νέο χρήστη |
| δ | τρέχουσα καθυστέρηση (msec) που αντιμετωπίζουν οι ροές που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο πρόσβασης με το νέο χρήστη |
| w1, w2 | κατώφλια για τον καθορισμό του επιπέδου συμφόρησης δικτύου |
| QoS( [low ,medium, high] | χαρακτηρίζει το επίπεδο της QoS κάθε τύπου περιεχομένου όπως γίνεται αντιληπτό από το χρήστη |
| l ( [low, high] | ρυθμός άφιξης αιτήσεων χρήστη |

Για τον καθορισμό της λίστας L θεωρείται ότι υπάρχουν N διαθέσιμα διαφορετικά περιεχόμενα (video αθλητικών γεγονότων, ταινίες, επικαιρότητα), τα οποία είναι αποθηκευμένα στο CPE. Κάθε περιεχόμενο υπάρχει διαθέσιμο σε M διαφορετικούς τύπους κωδικοποίησης (MPEG-4, H.263, AVI, MP3). Ο IMS αναζητεί το περιεχόμενο που ζήτησε ο χρήστης μέσα στα N διαθέσιμα και μόλις το εντοπίσει ξεχωρίζει ανάμεσα στους M διαφορετικούς τύπους του περιεχομένου εκείνους που εμπίπτουν στο προφίλ συσκευής που διαθέτει. Αυτά τα τελευταία προφίλ περιεχομένου που διαχωρίζει αποτελούν τη λίστα L που λαμβάνει ο SS για τον καθορισμό του καταλληλότερου.

Ο κάθε διαφορετικός τύπος περιεχομένου που αναφέρθηκε παραπάνω, συμβολίζεται με το σύμβολο Pi και περιγράφεται από το σύνολο παραμέτρων . Οι παράμετροι είναι διαδοχικά: το μέγεθος του codec που χρειάζεται για την αποκωδικοποίηση του συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου ci, η επιβάρυνση του codec ti, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται για να μεταφερθεί το codec μέσω του δικτύου και να εγκατασταθεί προτού αρχίσει η εκπομπή της ροής πακέτων, η διάρκεια του περιεχομένου ακρόασης di σε msec και τέλος το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας για το συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου QoS, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το χρήστη. Για τον καθορισμό της τελευταίας παραμέτρου χρησιμοποιούνται κυρίως τα μεγέθη που προέρχονται από το πακέτο αναφοράς αποδέκτη του πρωτοκόλλου RTCP.

Εκτός από τη λίστα L, ο αλγόριθμος δέχεται ως είσοδο, ένα σύνολο πινάκων με δεδομένα προσομοιώσεων μη-πραγματικού χρόνου για την κατάσταση του δικτύου. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν την επόμενη κατάσταση δικτύου σε όρους καθυστέρησης πακέτου, jitter και ποσοστού απωλειών πακέτων για κάθε ένα προφίλ περιεχομένου και για κάθε δίκτυο πρόσβασης. Τα σενάρια που εκτελέστηκαν στις προσομοιώσεις μη-πραγματικού χρόνου είναι εκείνα που καθορίστηκαν στην παράγραφο ‎3.1 και παραλλαγές τους. Η μορφή των πινάκων είναι NSC,AN[λ, δ][Pi], όπου οι δείκτες C, AN υποδηλώνουν τον τύπο του δικτύου πρόσβασης. Δηλαδή για ένα σύνολο προαποφασισμένων καταστάσεων δικτύου, για κάθε ένα δίκτυο πρόσβασης ξεχωριστά, εξετάζεται η επίπτωση που έχει το κάθε προφίλ στο δίκτυο και καθορίζεται η αναμενόμενη επόμενη κατάσταση (με τους ίδιους όρους δικτυακών μεγεθών), στην οποία αναμένεται να περάσει το δίκτυο μετά την αποδοχή της αίτησης χρήστη και την εγκατάσταση της ροής πακέτων.

Με βάση την πολιτική που καθορίστηκε για τη διαχείριση εγκατεστημένων ροών και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσομοιώσεων, διαφαίνεται ξεκάθαρα ο στόχος του αλγορίθμου. Αναζητείται η επιλογή του καλύτερου δυνατού προφίλ περιεχομένου για ένα νέο χρήστη, κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες δικτύου, η οποία όμως εξασφαλίζει και την καλύτερη κατάσταση ποιότητας υπηρεσίας για το δίκτυο. Παράλληλα, μελετάται η επίδραση της νέας ροής (αφού εγκατασταθεί), στην κατάσταση δικτύου που αντιλαμβάνονται οι υπόλοιπες ροές (μέσω των πακέτων RTCP).

Ακολούθως δίνεται η πλήρης λειτουργία του αλγόριθμου όπως σχεδιάσθηκε για άμεση υλοποίηση στον SS και με τη μορφή ψευδοκώδικα.

Βήματα Αλγόριθμου Επιλογής

- Καθορισμός των λ και δ με βάση τις μετρήσεις που λαμβάνονται κατευθείαν από το δίκτυο και της αναφορές του RTCP.

- Με βάση τον πίνακα NSC,AN, εξαιρούνται όλοι οι τύποι ενός περιεχομένου που οδηγούν το σύστημα σε μη αποδεκτή κατάσταση ποιότητας υπηρεσίας. Όλες οι υπόλοιπες μορφές περιεχομένου συμπεριλαμβάνονται στη λίστα L, ως υποψήφιες για επιλογή.

- Για κάθε ένα υποψήφιο προφίλ περιεχομένου στη λίστα L, υπολογίζεται η επιβάρυνση για το κατέβασμα και την εγκατάσταση του codec, από τον τύπο: . Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ένα codec είναι ήδη εγκατεστημένο στη συσκευή του χρήστη, τότε το και .

- Η κατάσταση του δικτύου μπορεί να χαρακτηρισθεί ως Υποφορτωμένη (Underloaded), Φορτωμένη (Loaded) και Υπερφορτωμένη (Overloaded). Η μετρική που χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό αυτό δεν είναι συνδυασμός παραμέτρων, αλλά αποκλειστικά και μόνο ο ρυθμός απωλειών πακέτων. Η επιλογή αυτή έγινε για την επιτάχυνση της λήψης απόφασης, μιας και αν εξετάζονταν και άλλα μεγέθη, θα προκαλούνταν πρόσθετη καθυστέρηση για τη σύγκριση όλων των δυνατών συνδυασμών μεγεθών που θα χρησιμοποιούνταν. Ο χαρακτηρισμός γίνεται ως εξής:

| If λ < w1, then Underloaded | Εικόνα 18 - Καταστάσεις Δικτύου στον Αλγόριθμο Επιλογής |
| --- | --- |
| If w1< λ < w2, then Loaded |  |
| If λ > w2, then Overloaded |  |

Τα κατώφλια w1 και w2 δεν είναι συμμετρικά τοποθετημένα στην περιοχή τιμών του ποσοστού απωλειών λ, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 18. Μάλιστα, η ρύθμιση των δύο τιμών των w1 και w2 καθορίζει και την πολιτική διαμοιρασμού εύρους ζώνης του συστήματος. Έτσι αν επιλεχθούν να είναι μικρές, τότε η πολιτική θα είναι συντηρητική, μιας και το σύστημα θα φτάνει γρηγορότερα στην κατάσταση υπερφόρτωσης, οπότε και θα δίνει στους νέους χρήστες το μικρότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας.

- Χαρακτηρίζεται ο ρυθμός άφιξης αιτήσεων χρήστη, l. Ο ρυθμός μπορεί να χαρακτηρισθεί ως χαμηλός (low) ή ως υψηλός (high). Σε περίπτωση υψηλού ρυθμού αφίξεων ο αλγόριθμος πρέπει να είναι συντηρητικός, σε σχέση με το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας του προφίλ που επιλέγεται για τη νέα σύνοδο.

- Αφού προσδιορισθούν οι παράγοντες που περιγράφηκαν παραπάνω, πρέπει να επιλεγούν οι αλγόριθμοι κάθε κατάστασης. Συνολικά ο αλγόριθμος επιλογής έχει ως εξής:

If Current Network State is:

  - Case = Underloaded

    - If l=low , select

    - If l=high , select

  - Case = Loaded

    - If l=low , select

    - If l=high , select

  - Case = Overloaded

    - If l=low , select

    - If l=high , reject request

Η συμπεριφορά του αλγορίθμου, ως προς την εκχώρηση επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας, φαίνεται συνολικά και στις τρεις ζώνες λειτουργίας στην Εικόνα 16 (σελίδα 77). Η επιλογή αλγορίθμων δέσμευσης πόρων που έχει γίνει για κάθε περιοχή, είναι η καλύτερη δυνατή, από απόψεως ευελιξίας, προσαρμοστικότητας, αριθμού χρηστών και επιλογής επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας.

Έτσι, στην περίπτωση Υποφορτωμένης κατάστασης επιλέχθηκε ο τρίτος αλγόριθμος, ο οποίος αρχικά εκχωρεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας, ενώ όσο η κατάσταση πλησιάζει αυτή της Φορτωμένης, εκχωρείται μέτριο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας. Στην περίπτωση της Φορτωμένης κατάστασης ακολουθείται η ίδια στρατηγική (με μειωμένο όμως το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας που εκχωρείται). Δηλαδή, επεκτείνεται η λογική του προηγούμενου αλγορίθμου σε μια χαμηλότερη κλίμακα επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας. Τέλος, στην περίπτωση της Υπερφορτωμένης κατάστασης χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος που αφορά στη μη προσαρμογή εγκατεστημένων συνόδων. Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να εκχωρηθεί το κατώτατο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας, αυτό γίνεται πράξη. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο αλγόριθμος παρέχει ένα σχετικά απλό, αλλά έξυπνο τρόπο για να επιλέγει κάθε φορά το καλύτερο διαθέσιμο προφίλ περιεχομένου, σε όρους αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσίας, τρέχουσας κατάστασης δικτύου, ρυθμού αφίξεων αιτήσεων και χρόνου επαναπρογραμματισμού του codec. Μάλιστα, η κατάλληλη ρύθμιση των κατωφλίων επιτρέπει την επιβολή διαφορετικών τηλεπικοινωνιακών πολιτικών σχετικά με την αποδοχή αιτήσεων εξυπηρέτησης.

Η απλότητα που χαρακτηρίζει τον αλγόριθμο συνάδει με τη βασική απαίτηση για ταχύτητα λήψης των αποφάσεων από τον SS. Με τον τρόπο που δομήθηκε η λειτουργία του, όλο το υπολογιστικό κόστος έγκειται στη γρήγορη ανίχνευση του κατάλληλου προφίλ περιεχομένου σε μια (γραμμική) λίστα περιεχομένων. Βέβαια, το κόστος προσαυξάνεται με την ανάγκη σάρωσης του πίνακα των δεδομένων προσομοίωσης μη-πραγματικού χρόνου, ο οποίος εν γένει είναι πολυδιάστατος (ανάλογα με τα δίκτυα πρόσβασης που χρησιμοποιούνται). Πάντως σε κάθε περίπτωση πίνακα δεδομένων προσομοίωσης η εκτίμηση της κατάστασης του δικτύου και ιδιαίτερα η επιλογή του κατάλληλου προφίλ περιεχομένου, γίνονται ταχύτατα και με άμεσο τρόπο.

Ο παραπάνω αλγόριθμος χρησιμοποιήθηκε αυτούσιος στην κατασκευή της μονάδας Λογικής Πυρήνα (CL) του SS. Μετά τη μελέτη των διαφόρων μηχανισμών προσαρμογής που παρουσιάσθηκαν στο Κεφάλαιο 2, άρχισε η αφαιρετική σχεδίασή του όπως περιγράφηκε στις παραγράφους ‎3.5.2 και ‎3.5.3. Κατόπιν ακολούθησε η συγκεκριμενοποίηση και τροποποίηση (όπου θεωρήθηκε αναγκαίο) των επιμέρους τμημάτων, για να γίνει υλοποίησή του σε γλώσσα Java. Ο κώδικας της υλοποίησης παρατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό CD, που βρίσκεται στην  θήκη του οπισθόφυλλου.

### Ο Αλγόριθμος Επιλογής ως Αλγόριθμος Απόφασης

Έχει ήδη ειπωθεί ότι ο αλγόριθμος επιλογής που σχεδιάστηκε για τον SS ανήκει στην κατηγορία των αλγορίθμων απόφασης. Αν και αναζητεί τη βέλτιστη λύση ανάμεσα στη λίστα L, δεν πρόκειται για πρόβλημα βελτιστοποίησης, μιας και δεν υπάρχει μια αντικειμενική συνάρτηση (objective function) για μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση. Αν και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το επίπεδο ποιότητα υπηρεσίας είναι η αντικειμενική συνάρτηση που καλείται να μεγιστοποιηθεί και ότι τα προφίλ περιεχομένου αποτελούν ένα σύνολο εφικτών λύσεων (feasible solutions), οι οποίες μπορούν να δοκιμαστούν στην αντικειμενική συνάρτηση για να βρεθεί εκείνη που μεγιστοποιεί το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας, η αλήθεια είναι ότι η παραπάνω τοποθέτηση αποτελεί μέρος μόνο της λειτουργίας του προβλήματος.

Κατά τη λειτουργία ελέγχεται και η κατάσταση του δικτύου και ανάλογα με αυτή το πρόβλημα διατυπώνεται ως εξής: “υπάρχει προφίλ περιεχομένου με τη μικρότερη επιβάρυνση που να ικανοποιεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο υπηρεσίας;” Επειδή η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι «ναι» ή «όχι» πρόκειται για πρόβλημα απόφασης. Βέβαια, από τεχνικής σκοπιάς, ενδιαφέρει μια συγκεκριμένη λύση, αλλά εφόσον υπάρχει μπορεί να βρεθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιας και οι υποψήφιες λύσεις βρίσκονται στη λίστα L, η πρώτη λύση που βρίσκεται ότι ικανοποιεί τους παραπάνω περιορισμούς, επιλέγεται και ως τελική. Αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ του χαρακτηρισμού ως αλγόριθμου απόφασης. Σε περίπτωση προβλήματος βελτιστοποίησης θα ενδιέφερε η λύση που συνολικά μεγιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση (το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας). Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι ακόμα και αν εντοπιζόταν μια λύση που να ικανοποιεί τους δεδομένους περιορισμούς, ο αλγόριθμος θα έπρεπε να συνεχίσει την αναζήτηση μήπως ανιχνεύσει μια καλύτερη. Αυτό δεν συμβαίνει στην παρούσα περίπτωση. Μόλις βρεθεί μια θετική απάντηση στο πρόβλημα ο αλγόριθμος αποφαίνεται καταφατικά και τερματίζει επιστρέφοντας τη συγκεκριμένη λύση ως απάντηση (ως επιλεγόμενο προφίλ περιεχομένου). Μόνο σε περίπτωση που η απάντηση στο πρόβλημα ύπαρξης λύσης που να ικανοποιεί τους περιορισμούς, είναι αρνητική έχει σαρωθεί όλη η λίστα υποψήφιων λύσεων.

Η κατάταξη του αλγορίθμου στην κατηγορία των αλγορίθμων απόφασης είναι σημαντική για την επίδοσή του. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η επίδοση της επιλογής του καλύτερου προφίλ περιεχομένου ανάγεται τελικά στη σάρωση του πίνακα που υλοποιεί τη λίστα L (χρησιμοποιείται η δομή δεδομένων του πίνακα για την υλοποίηση της λίστας για μεγαλύτερη ταχύτητα στο χρόνο εκτέλεσης και απλότητα στον κώδικα). Η σάρωση του πίνακα γίνεται στη χειρότερη περίπτωση σε χρόνο , όπου n ο αριθμός των στοιχείων του πίνακα. Επομένως, η πολυπλοκότητα του αλγόριθμου επιλογής προφίλ είναι   (δεν λαμβάνεται υπόψη το σταθερό υπολογιστικό κομμάτι, το οποίο συνεισφέρει με ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα c στο μέγεθος της εισόδου n και έναν αθροιστικό παράγοντα k στο γινόμενο που προκύπτει στη γενική περίπτωση).

Επίσης, αναφέρθηκε ότι η σάρωση του πίνακα προσομοιώσεων μη-πραγματικού χρόνου αυξάνει την πολυπλοκότητα του μηχανισμού επιλογής στο σύνολό του. Για κάθε δίκτυο πρόσβασης χρειάζεται ένας πίνακας δύο διαστάσεων για τα δεδομένα της προσομοίωσης. Η μια διάσταση όμως αφορά πάντα στα ίδια στοιχεία (τα διαθέσιμα προφίλ, μετά την εγκατάσταση των οποίων υπολογίζεται η κατάσταση του δικτύου). Επομένως θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας τρισδιάστατος πίνακας, η μία διάσταση του οποίου αφορά στα διαφορετικά δίκτυα πρόσβασης. Δηλαδή, κάθε τομή σε αυτή τη διάσταση δίνει ένα δισδιάστατο πίνακα με τις επόμενες καταστάσεις δικτύου στο συγκεκριμένο δίκτυο πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση η σάρωση γίνεται σε χρόνο  (όπου m ο αριθμός των σεναρίων που προσομοιώθηκαν) και άρα η συνολική πολυπλοκότητα του μηχανισμού επιλογής είναι .

# Κεφάλαιο 4

# Αποτελέσματα Υλοποίησης

Αν και ο αλγόριθμος που προτάθηκε στην παράγραφο ‎3.5.4 φαίνεται απλός και γρήγορος στην εφαρμογή είναι αναγκαία η επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που δίνει. Ορθή λειτουργία δεν συνεπάγεται βέλτιστη προσαρμοστικότητα, αλλά την επίτευξη μιας προσαρμογής του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας του περιεχομένου ανάλογα με την κίνηση που επικρατεί στο δίκτυο. Από την άλλη η αξιολόγηση της επίδοσης αφορά σε αυτό ακριβώς το κομμάτι του βαθμού προσαρμογής που επιτυγχάνεται.

Για την διερεύνηση των δύο παραμέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω (και την τελική τεκμηρίωση του αλγορίθμου) είναι αναγκαία η προσομοίωση της λειτουργίας του αλγορίθμου σε ένα όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό περιβάλλον. Η εκτέλεση της προσομοίωσης του αλγορίθμου και η μελέτη των αποτελεσμάτων αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου.

## Δίκτυο Προσομοίωσης

Η εκτέλεση προσομοίωσης της λειτουργίας του αλγορίθμου επιλογής που υλοποιεί ο SS στο περιβάλλον του Enamorado πρέπει να γίνει σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό. Τόσο η τοπολογία του δικτύου πάνω στο οποίο υποτίθεται ότι λειτουργεί ο SS, όσο και οι συνθήκες σε αυτό το δίκτυο είναι ανάγκη να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα, ώστε τα συμπεράσματα να είναι άμεσα και αξιόπιστα.

Πρώτα εκτελούνται οι προσομοιώσεις μη-πραγματικού χρόνου για τη δημιουργία μιας αποθήκης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει ο SS κατά τη φάση πλήρους λειτουργίας του. Στη συνέχεια προσομοιώνεται η λειτουργία του SS σε περιβάλλον γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (Java).

### Τοπολογία Δικτύου Προσομοίωσης

Πρώτο μέλημα για την ορθή προσομοίωση είναι ο καθορισμός μια τοπολογίας δικτύου, πάνω στην οποία θα βασισθεί η λειτουργία του αλγορίθμου. Με βάση την αρχιτεκτονική του Enamorado που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 1, κρίνεται αναγκαίο το δίκτυο της προσομοίωσης να αποτελείται από τρία επιμέρους υποδίκτυα. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ασύρματο δίκτυο πρόσβασης, ένα IP δίκτυο πυρήνα και το δίκτυο εξυπηρετητών του Enamorado. Φυσικά, δε χρειάζεται κάθε υποδίκτυο να προσομοιωθεί στην πλήρη λειτουργία και μέγεθος που αναμένεται να έχει στην πραγματικότητα. Αρκεί μια βασική υποδομή που θα είναι ενδεικτική της οργάνωσης και των χαρακτηριστικών που διακρίνουν το δίκτυο.

Το δίκτυο πρόσβασης είναι και αυτό ετερογενές. Στην κανονική αρχιτεκτονική αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη δικτύων, ένα GPRS (2.5G), ένα UMTS (3G), και ένα WLAN. Τα δύο πρώτα έχουν παρόμοια λειτουργία και για το λόγο αυτό δεν χρειάζονται και τα δύο στην τοπολογία προσομοίωσης. Κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό αν σκεφτεί κανείς ότι η αρχιτεκτονική τους διαφέρει σε λίγα σημεία, ενώ η τάση είναι μελλοντικά το δίκτυο GPRS να μετεξελιχθεί σε UMTS.

Επομένως το δίκτυο πρόσβασης δομικά αποτελείται από ένα δίκτυο UMTS και ένα δίκτυο WLAN. Οι συσκευές χρήστη που μπορεί να υποστηρίξει κάθε δίκτυο πρόσβασης είναι διαφορετικές και αυτό λαμβάνεται υπόψη στην προσομοίωση (με την έννοια του ρυθμού κατεβάσματος που επιτυγχάνει ο χρήστης στο κάθε δίκτυο). Στο δίκτυο του UMTS θεωρείται ότι η πρόσβαση γίνεται από μία κινητή συσκευή (με τις προδιαγραφές του Enamobile). Μια κατάλληλη συσκευή μπορεί να είναι ένα PDA, ή ένα κινητό τηλέφωνο νέας γενιάς (3G). Η πρόσβαση στο WLAN γίνεται με ένα φορητό προσωπικό υπολογιστή (laptop), ο οποίος διαθέτει δυνατότητες WiFi (αλλά και τις προδιαγραφές του Enamobile), ώστε να μπορέσει να συνδεθεί με το AP του δικτύου (Εικόνα 19).

Εικόνα 19 - Τοπολογία Συστήματος Προσομοίωσης

Στην τοπολογία που χρησιμοποιήθηκε ελήφθη υπόψη και η εσωτερική αρχιτεκτονική του κάθε υποδικτύου. Έτσι, στο δίκτυο WLAN ο πελάτης συνδέεται κατευθείαν μέσω του AP και της αντίστοιχης γραμμής Ethernet των 100Mbit στο δίκτυο κορμού. Ο ίδιος ο πελάτης έχει σύνδεση με το AP στα 11Mbps, όσο θεωρητικά προβλέπει το πρωτόκολλο IEEE 802.11b. Στο δίκτυο του UMTS, ο χρήστης συνδέεται μέσω του Node-B με το αντίστοιχο RNC. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν το ασύρματο τμήμα του δικτύου (RAN). Το RNC αποτελεί και το σημείο πρόσβασης υπηρεσίας (Service Access Point, SAP) και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των ασύρματων πόρων του δικτύου. της σύνδεσης  με το υπόλοιπο δίκτυο. Η σύνδεση του τερματικού περνά μετά από το RNC στο SGSN και από αυτό στο GGSN για να συνδεθεί με κάποιο δρομολογητή του IP δικτύου κορμού (Εικόνα 20). Η σύνδεση του UMTS με το IP δικτύου κορμού, δηλαδή η σύνδεση του GGSN με ένα δρομολογητή του δικτύου κορμού είναι στα 155Mbit.

Το δίκτυο κορμού απαρτίζεται από διασυνδεδεμένους δρομολογητές (routers), ορισμένοι από τους οποίου είναι ενεργοποιημένοι για την εφαρμογή πρωτοκόλλων RSVP/DiffServ για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας υπηρεσίας. Στην περίπτωση της προσομοίωσης δεν είναι αναγκαία η εισαγωγή πολυπλοκότητας τέτοιου βαθμού, ούτε είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί σε πραγματική (και άρα μεγάλη κλίμακα, μιας και όλα τα μεγέθη θα είναι περιορισμένα). Το δίκτυο κορμού που χρησιμοποιήθηκε στην προσομοίωση αποτελείται από τρεις δρομολογητές (μοντέλο Cisco 7204) στη διάταξη που φαίνεται στην Εικόνα 19. Επίσης περιλαμβάνει και μια συσκευή παρακολούθησης όπως το μοντέλο Smart Bits 600. Φυσικά στην προσομοίωση δεν χρειάζεται να προστεθεί επιπλέον συσκευή παρακολούθησης, αφού όλα τα πακέτα προσομοίωσης (και το OPNET) παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης του δικτύου σε επιθυμητά σημεία, χωρίς τη χρήση εξοπλισμού, αλλά με την επισήμανση του επίμαχου σημείου. Η παρουσία του Smart Bits 600 αναφέρεται μόνο για λόγους κατανόησης του σεναρίου προσομοίωσης που αναφέρεται παρακάτω.

Το δίκτυο εξυπηρετητών θεωρείται ότι αποτελείται μόνο από τον IMS και τον SS. Έτσι κι αλλιώς οι υπόλοιποι εξυπηρετητές δεν προκαλούν κίνηση στο δίκτυο των εξυπηρετητών μιας και η κίνηση των συνόδων προς τους χρήστες περνά από τον IMS, όπου γίνεται και η διαχείρισή της. Η όποια επιβάρυνση στο δίκτυο εξυπηρετητών μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη της συμπεριφοράς του υπόλοιπου συστήματος που μελετάται. Η σύνδεση IMS, SS είναι με γραμμή Ethernet των 100Mbit. Στην προσομοίωση με το OPNET δεν περιλαμβάνεται ο SS (Εικόνα 20, σελίδα 88), γιατί δεν συνεισφέρει καθόλου στην κίνηση του δικτύου. Η εκπομπή γίνεται από τον IMS και μόνο προς τους τελικούς χρήστες. Αυτό αληθεύει απόλυτα μιας και ο SS απλά ερωτάται από τον IMS για την επιλογή προφίλ περιεχομένου, χωρίς να εμπλέκεται ο ίδιος στη διαχείριση της ροής πακέτων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι όλο το σύστημα υποστηρίζει τη χρήση του RTP/RTCP πρωτοκόλλου για τη μεταφορά των δεδομένων των ροών και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης και κατάστασης του δικτύου. Στην Εικόνα 19 δείχνονται τα μονοπάτια που ακολουθούν τα πακέτα αναφορών και ελέγχου του RTCP προκειμένου να συλλέξει ο SS (μέσω της μονάδας Network Monitor & Analyzer, NMA) στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου.

Ο IMS αναλαμβάνει διάφορους ρόλους στο πεδίο προσομοιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με τον SS για την επιλογή προφίλ περιεχομένου, αλλά και με το CPE που λειτουργεί ως αποθήκη των διαφόρων τύπων περιεχομένων. Κύρια λειτουργία του όσον αφορά στο σύστημα είναι η διαχείριση των ροών δεδομένων. Είναι υπεύθυνος για τη διοχέτευση των πακέτων κάθε ροής, οπότε, προκειμένου αυτή η δουλειά να γίνεται ικανοποιητικά και απρόσκοπτα, παράλληλα με τις υπόλοιπες (δημιουργία λίστας υποψήφιων προφίλ για νέα αίτηση) είναι αναγκαία η ενσωμάτωση ενός εξυπηρετητή διοχέτευσης ροής πακέτων (streaming server), ο οποίος μάλιστα να μπορεί να επεκταθεί (ως λογική και άρα ως πηγαίος κώδικας) για να αναλάβει αυτή την εργασία. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ο εξυπηρετητής Helix DNA, ο οποίος επιτρέπει τη δημιουργία πακέτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την εκπομπή τους στο δίκτυο, για όλους του υποστηριζόμενους τύπους πολυμέσων του Enamorado, χρησιμοποιώντας RTP/RTCP. Επομένως, με όρους τηλεπικοινωνιακής κίνησης ο IMS μπορεί να θεωρηθεί ως μια πηγή δεδομένων, η οποία μπορεί να είναι σταθερού (Constant Bit Rate, CBR)ή μεταβλητού ρυθμού (Variable Bit Rate, VBR).

Εκτός της κίνησης που παράγεται από τις αιτήσεις πελατών και μοντελοποιείται ως CBR ή VBR στο δίκτυο κορμού κυκλοφορεί και επιπρόσθετη κίνηση που δεν προέρχεται από αιτήσεις στο σύστημα του Enamorado. Πρόκειται για κίνηση που μεταφέρεται με πολιτική καλύτερης προσπάθειας (best-effort traffic) και αναφέρεται είτε σε ενέργειες των χρηστών του Enamorado που δεν αφορούν στο σύστημά του (για παράδειγμα επικοινωνία με άλλα πρόσωπα για σχολιασμό της ακρόασης, ή προσωπικές εργασίες στο Διαδίκτυο), είτε στην κίνηση που μεταφέρει το δίκτυο κορμού, ως δίκτυο πυρήνα ενός τηλεπικοινωνιακού φορέα, προοριζόμενο να υποστηρίξει πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και συστήματα. Η κίνηση υποβάθρου (background traffic) όπως ονομάζεται τέτοιου είδους κίνηση, λαμβάνεται υπόψη στην προσομοίωση, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 20, όπου δείχνεται το δίκτυο προσομοίωσης.

Εικόνα 20 - Δίκτυο Προσομοίωσης

### Διαθέσιμο Ψηφιακό Περιεχόμενο στο Δίκτυο Προσομοίωσης

Σε κανονικές συνθήκες το διαθέσιμο περιεχόμενο του Enamorado, αναμένεται να είναι τεράστιο. Μόνο το υλικό που θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο μπορεί να δημιουργήσει αρκετά διαφορετικά περιεχόμενα. Εδώ ο όρος περιεχόμενο αναφέρεται στο πραγματικό περιεχόμενο που μεταφέρεται, είτε είναι το video ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, είτε ο ήχος από μία ζωντανή συναυλία. Κατά την περιγραφή του αλγορίθμου επιλογής περιεχομένου, ο αριθμός των διαφορετικών περιεχομένων (ως πληροφορία) περιγράφηκε με το N.

Από την άλλη ένα πληροφοριακό περιεχόμενο μπορεί να βρίσκεται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με το πρότυπο στο οποίο έχει αποφασισθεί να μετατραπεί μετά την επεξεργασία του. Έτσι για παράδειγμα ο ίδιος ποδοσφαιρικός αγώνας μπορεί να διατίθεται σε μορφή MPEG-4 με 25 frames/sec (πλαίσια video ανά δευτερόλεπτο) και ρυθμό μετάδοσης της ροής 270 Kbps ή σε μορφή H.263 με επίσης 25 frames/sec και ρυθμό μετάδοσης 64Kbps. Η διαφορά στο τηλεπικοινωνιακό προφίλ είναι εμφανής, όπως και η διαφορά στην ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο χρήστης. Η μορφή της κωδικοποίησης καθορίζει προφανώς και το codec που χρειάζεται για την ακρόαση του συγκεκριμένου προφίλ περιεχομένου. Ο αριθμός των διαφορετικών μορφών στις οποίες μπορεί να διατίθεται ένα πληροφοριακό περιεχόμενο συμβολίζεται σε όρους της αρχιτεκτονικής με το σύμβολο M.

Λόγω της πληθώρας περιεχομένου και διαφορετικών μορφών που αναμένεται να υπάρχει διαθέσιμο σε κατάσταση κανονική λειτουργίας δεν είναι δυνατό να προσομοιωθεί η πλήρης λειτουργία με τα N, M να λαμβάνουν ρεαλιστικές τιμές. Αντίθετα για την εξαγωγή αποτελεσμάτων χρειάζονται λίγα και αντιπροσωπευτικά μεγέθη, ώστε τα αποτελέσματα να είναι άμεσης εποπτείας και ελέγχου.

Με αυτό το σκεπτικό στην προσομοίωση που έγινε θεωρήθηκε η ύπαρξη ενός μόνο πληροφοριακού περιεχομένου, οπότε N = 1. Η ύπαρξη ενός μόνο περιεχομένου πληροφορίας δεν επηρεάζει σε τίποτα τη λειτουργία του συστήματος, γιατί πολύ απλά είναι ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματικότητα.

Οι διαφορετικοί τύποι προφίλ περιεχομένου (Pi), όπως ορίζονται στην παράγραφο ‎3.5.4, επιλέγονται να είναι τέσσερις, οπότε M = 4. Μιας και το περιεχόμενο είναι ένα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κάποιο είδος περιγραφής του περιεχομένου. Τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών προφίλ φαίνονται στον Πίνακας 15, και περιλαμβάνουν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του αλγορίθμου, δηλαδή, όνομα codec, ρυθμός που εξασφαλίζει (ri), ποιότητα υπηρεσίας (QoS), και μέγεθος του codec (ci).  Για τον υπολογισμό των παραμέτρων που απαιτεί ο αλγόριθμος χρειάζεται ακόμα το μέγεθος της διάρκειας του περιεχομένου και του χρόνου που χρειάζεται για να κατέβει το codec και να εγκατασταθεί. Τα δύο μεγέθη χρειάζονται για το υπολογισμό του Shi που αποτελεί την επιβάρυνση που προκαλεί το κατέβασμα και ο επαναπρογραματισμός της συσκευής του χρήστη. Για την προσομοίωση μπορούμε κατευθείαν να ορίσουμε την επιβάρυνση. Το κριτήριο για τον καθορισμό της ορίζεται το μέγεθος του codec, γιατί υποτίθεται ότι το κατέβασμά του από το δίκτυο γίνεται υπό τις ίδιες συνθήκες για κάθε ένα. Έτσι για τα δύο πρώτα προφίλ Sh1,2 = 10 και για τα δύο δεύτερα Sh3,4 = 20.

Πίνακας 15 - Επιλεγόμενα Προφίλ Περιεχομένου

| Προφίλ | Περιγραφή |
| --- | --- |
|  | Codec | Rate (Kbps) | Frame rate (frame/sec) | QoS level | Codec size |
| Προφίλ 1 | H.263 | 64 | 25 | low | 600K |
| Προφίλ 2 | H.263 | 256 | 25 | medium | 600K |
| Προφίλ 3 | MPEG-4 | 270 | 25 | medium | 1M |
| Προφίλ 4 | MPEG-4 | 770 | 25 | high | 1M |

Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας που χαρακτηρίζει το κάθε προφίλ στον Πίνακας 15, είναι η αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσίας από τη μεριά του χρήστη. Δηλαδή, είναι το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας που αντιλαμβάνονται οι πελάτες όταν χρησιμοποιούν το αντίστοιχο προφίλ. Η αντιλαμβανόμενη υπηρεσία γίνεται γνωστή είτε άμεσα από τους πελάτες, είτε έμμεσα, μέσω των αναφορών του πρωτοκόλλου RTCP.

### Προσομοιώσεις Μη-Πραγματικού Χρόνου

Το πρώτο βήμα της προσομοίωσης είναι η δημιουργία δεδομένων προσομοίωσης μη-πραγματικού χρόνου. Αυτό γίνεται με το εργαλείο προσομοίωσης OPNET. Χρησιμοποιώντας το επιχειρείται η εξέταση των προκυπτουσών συνθηκών ποιότητας υπηρεσίας στο δίκτυο.

Η μελέτη γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο. Για διαφορετικές αρχικές καταστάσεις δικτύου, υπολογίζεται η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί το δίκτυο, με την επιλογή καθενός από τα διαθέσιμα τέσσερα προφίλ περιεχομένου. Η κατάσταση ποιότητας υπηρεσίας του δικτύου ορίζεται με βάση την τριάδα παραμέτρων {καθυστέρηση, jitter, απώλεια πακέτου}.

Η εξέταση έγινε για τα δύο διαφορετικά είδη σεναρίων, που περιγράφηκαν. Παράγονται αποτελέσματα για πρόσβαση μέσω UMTS και μέσω WLAN δικτύου. Τα δεδομένα που προέκυψαν για τα δύο δίκτυα πρόσβασης φαίνονται στους επόμενους πίνακες. Στον Πίνακας 16 δείχνονται τα αποτελέσματα προσομοίωσης για πρόσβαση από το δίκτυο UMTS, ενώ στον Πίνακας 17 φαίνονται τα αποτελέσματα προσομοίωσης για το WLAN.

Πίνακας 16 - Αποτελέσματα Προσομοίωσης για το UMTS

| Initial State (pkt loss %, delay msec) |  | Profiles |
| --- | --- | --- |
|  |  | H.263 64Kbps 25f/s | H.263 256Kbps 25f/s | Mpeg4 270Kbps 25f/s |
| (0, 113) | delay (msec) | 117 | 117 | 123 |
|  | jitter (msec) | 0.38 | 10 | 12 |
|  | packet loss (%) | 0 | 0 | 0 |
| (0, 410) | delay (msec) | 412 | 433 | 423 |
|  | jitter (msec) | 12 | 13 | 46 |
|  | packet loss (%) | 0 | 7.9 | 7.73 |
| (0.02, 430) | delay (msec) | 373 | 428 | 437 |
|  | jitter (msec) | 1.5 | 1.68 | 1.47 |
|  | packet loss (%) | 1.25 | 17.08 | 16.55 |
| (0.1, 435) | delay (msec) | 374 | 430 | 434 |
|  | jitter (msec) | 1.89 | 1.75 | 2.2 |
|  | packet loss (%) | 3.62 | 21.93 | 22.09 |
| (2.26, 431) | delay (msec) | 388 | 430 | 433 |
|  | jitter (msec) | 1.4 | 1.59 | 1.29 |
|  | packet loss (%) | 19.71 | 36.89 | 36.8 |
| (6.9, 431) | delay (msec) | 392 | 431 | 432 |
|  | jitter (msec) | 1.25 | 0.8 | 0.87 |
|  | packet loss (%) | 42.27 | 40.05 | 40.23 |

Πίνακας 17 -Αποτελέσματα Προσομοίωσης για το WLAN

| Initial State (pkt loss %, delay msec) |  | Profiles |
| --- | --- | --- |
|  |  | H.263 64Kbps 25f/s | H.263 256Kbps 25f/s | Mpeg4 270Kbps 25f/s | Mpeg4 770Kbps 25f/s |
| (0, 10.8) | delay (msec) | 4 | 10.8 | 10.9 | 210 |
|  | jitter (msec) | 1.80E-03 | 1.90E-03 | 1.90E-03 | 0.49 |
|  | packet loss (%) | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| (0, 14.9) | delay (msec) | 6 | 350 | 353 | 335 |
|  | jitter (msec) | 0.01 | 1 | 0.97 | 0.6 |
|  | packet loss (%) | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| (1.27, 342) | delay (msec) | 316 | 352 | 352 | 350 |
|  | jitter (msec) | 0.65 | 0.34 | 0.34 | 0.62 |
|  | packet loss (%) | 0 | 10.09 | 11.08 | 5.6 |
| (3.13, 342) | delay (msec) | 314 | 351 | 352 | 360 |
|  | jitter (msec) | 0.5 | 0.3 | 0.31 | 0.68 |
|  | packet loss (%) | 0 | 12.41 | 12.47 | 6.9 |
| (5.35, 342) | delay (msec) | 313 | 350 | 353 | 368 |
|  | jitter (msec) | 0.39 | 0.25 | 0.28 | 0.78 |
|  | packet loss (%) | 0.2 | 9.78 | 9.9 | 12.1 |
| (12.53, 344) | delay (msec) | 315 | 351 | 352 | 452 |
|  | jitter (msec) | 0.33 | 0.307 | 0.304 | 5 |
|  | packet loss (%) | 0.64 | 26.24 | 26.32 | 24.6 |

Η τοπολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων δείχνεται στην Εικόνα 20. Όπως παρατηρείται εύκολα υπάρχουν λιγότερα σενάρια για συνθήκες χαμηλού φορτίου και περισσότερα για συνθήκες υψηλού φορτίου, γιατί με την αύξηση της συμφόρησης, η αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσίας χειροτερεύσει γρηγορότερα από την περίπτωση χαμηλής δικτυακής κίνησης. Αυτό συμβαίνει γενικότερα και για το μέγεθος της απώλειας πακέτου, το οποίο όσο είναι σε χαμηλά και μέτρια επίπεδα δεν φανερώνει κατάσταση συμφόρησης, αλλά από ένα σημείο και πάνω το δίκτυο παρουσιάζει ξαφνικά κατάσταση υπερφόρτωσης.

## Χάρτης Προσομοίωσης

Στις επόμενες δύο παραγράφους περιγράφονται στοιχεία που αφορούν την προσομοίωση και κυριότερα, τα μεγέθη που εξετάζονται και η λειτουργία που υποθέτει η προσομοίωση στην υλοποίησή της.

### Εξεταζόμενα Μεγέθη

Η εξέταση της λειτουργίας του αλγορίθμου θα γίνει με βάση συγκεκριμένα μεγέθη του δικτύου, και τις εξαρτήσεις που παρουσιάζουν με το χρόνο και μεταξύ τους. Ακολουθεί λίστα των μεγεθών που παρακολουθούνται μαζί με σύντομη επεξήγηση.

- Χρόνος Προσομοίωσης. Η προσομοίωση οδηγείται από τα γεγονότα, δηλαδή είναι τύπου event-driven. Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου η πορεία της καθορίζεται από το αν ήρθε πελάτης στο σύστημα, εάν έφυγε πελάτης ή δεν έγινε κανένα από τα παραπάνω γεγονότα. Ωστόσο, αυτά συμβαίνουν σε κάποιο δεδομένο χρόνο. Κάθε επανάληψη χαρακτηρίζεται ως χρονικό διάστημα (μεταβλητή count στον πηγαίο κώδικα). Αν ο χρόνος εκτέλεσης των ενεργειών του αλγορίθμου θεωρηθεί σταθερός και σχετικά μικρός (κάτι που συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό) η διάρκεια του κάθε διαστήματος (και άρα του χρόνου που περνά) καθορίζεται από το χρόνο αργίας (sleep time) του αντίστοιχου νήματος εκτέλεσης. Το νήμα εκτέλεσης του κυρίως μέρους (προσομοίωση αφίξεων) έχει χρόνο αργίας αντίστροφα ανάλογο με το ρυθμό αφίξεων. Επειδή όμως αυτός ο ρυθμός δεν είναι σταθερός για όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης, και τα ενδιάμεσα διαστήματα δεν είναι ισόχρονα. Παρόλα αυτά, είναι ανάλογα της χρονικής εξέλιξης της διαδικασίας και άρα είναι ενδεικτικά της χρονικής εξάρτησης των μεγεθών. Για το λόγο αυτό οι τιμές μεγεθών της προσομοίωσης παρουσιάζονται σε σχέση με τον αριθμό των γεγονότων count που συμβαίνουν.

- Αριθμός Χρηστών στο Σύστημα. Είναι αρκετά σημαντικό μέγεθος μιας και είναι ενδεικτικό του αριθμού των ενεργών συνόδων. Οι διακυμάνσεις του σχετίζονται τόσο με το στοχαστικό μοντέλο που εφαρμόζεται για την άφιξη και αποχώρηση πελατών, όσο και από την επίδοση και λειτουργία του αλγορίθμου.

- Συνολικά Διαθέσιμο Εύρος Ζώνης. Αποτελεί το βασικότερο πόρο του συστήματος. Ιδιαίτερα όταν είναι περιορισμένο όπως συνήθως συμβαίνει σε ασύρματα δίκτυα, είναι σημαντική η επίδοση που παρουσιάζει ο αλγόριθμος σε περίπτωση που τείνει να εξαντληθεί.

- Εύρος Ζώνης που Δεσμεύεται για Νέα Σύνοδο. Είναι ενδεικτικό της επίδοσης του αλγορίθμου, γιατί καθορίζει το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας από τη μεριά του διαχειριστή του δικτύου. Ανάλογα με το συνολικά διαθέσιμο εύρος ζώνης, το εύρος ζώνης που δεσμεύεται μπορεί να είναι καίριο για τη δέσμευση ή όχι νέων πόρων.

- Επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσίας για τη Νέα Σύνοδο. Αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο επίδοσης του αλγόριθμου επιλογής. Η μεγιστοποίηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας που αποδίδεται σε μια σύνοδο ανάλογα με τις συνθήκες του δικτύου είναι το ζητούμενο της συνολικής λειτουργίας,

- Καθυστέρηση Πακέτου. Αποτελεί ένα από τα μεγέθη χαρακτηρισμού της κατάστασης του δικτύου. Είναι ενδεικτικό της κίνησης που επικρατεί.

- Ποσοστό Απώλειας Πακέτου. Αποτελεί τη σημαντικότερη μετρική του δικτύου. Χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την κατάσταση του δικτύου σε Υποφορτωμένη, Φορτωμένη και Υπερφορτωμένη και άρα καθορίζει τη συμπεριφορά του αλγόριθμου.

- Ρυθμός Αφίξεων του Συστήματος. Καθορίζει το ρυθμό με τον οποίο φτάνουν στο σύστημα αιτήσεις χρηστών για εξυπηρέτηση. Το μέγεθος αυτό καθορίζει την πολιτική δέσμευσης πόρων που ακολουθεί ο αλγόριθμος όταν βρίσκεται σε μια δεδομένη κατάσταση δικτύου. Όταν είναι χαμηλός μπορεί να επιλέγεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας, ενώ όταν είναι υψηλός επιλέγεται το ελάχιστο δυνατό ή το επίπεδο που δεν πρόκειται να δημιουργήσει παραπέρα προβλήματα.

- Ρυθμός Αναχωρήσεων του Συστήματος. Καθορίζει το ρυθμό αναχώρησης των χρηστών και άρα το ρυθμό με τον οποίο επιστρέφονται πόροι στο σύστημα. Ανάλογα με το ρυθμό αφίξεων που έχει επιλεγεί, μπορούν να μοντελοποιηθούν αρκετά προφίλ κίνησης. Για παράδειγμα μπορεί να καθορισθεί προφίλ παλμικής κίνησης, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα έρχονται πολλοί χρήστες και αποχωρούν σε επίσης σύντομο ή μεγαλύτερο διάστημα.

Τα παραπάνω μεγέθη καταγράφονται σε κάθε περίπτωση άφιξης νέας αίτησης για εγκατάσταση συνόδου και επεξεργάζονται εκ των υστέρων, ώστε να προκύψουν οι χρονικές εξαρτήσεις τους και οι αλληλοσυσχετίσεις που τα διέπουν.

### Σενάριο Προσομοίωσης

Μετά τη δημιουργία των προσομοιώσεων μη-πραγματικού χρόνου μπορεί να γίνει προσομοίωση της λειτουργίας του αλγορίθμου επιλογής. Σημαντική παράμετρος αποτελεί η προσομοίωση της κίνησης, δηλαδή το μοντέλο της κίνησης που υλοποιείται. Το μοντέλο που επιλέχθηκε είναι αυτό της κίνησης Poisson. Αυτό σημαίνει ότι οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις των πελατών στο σύστημα ακολουθούν την κατανομή Poisson. Αυτό σημαίνει ότι οι χρόνοι μεταξύ δύο αφίξεων ακολουθούν εκθετική κατανομή. Το ίδιο συμβαίνει και με τους χρόνους μεταξύ δύο διαδοχικών αναχωρήσεων. Ταυτόχρονα οι ρυθμοί αφίξεων και αναχωρήσεων είναι ανεξάρτητοι από την κατάσταση του συστήματος. Πράγματι, κάτι τέτοιο αληθεύει, αφού οι χρήστες στο Enamorado προσέρχονται χωρίς να έχουν γνώση της κατάστασης του συστήματος.

Για να προσομοιωθεί η κίνηση Poisson χρησιμοποιείται μια τεχνική, αρκετά συνηθισμένη στα συστήματα αναμονής. Χρησιμοποιείται μια συνάρτηση παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών, η οποία ρυθμίζεται ώστε να επιστρέφει ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ του 0 και 1. Εάν ο τυχαίος αριθμός είναι μικρότερος από το μέγεθος , όπου l ο ρυθμός αφίξεων και m ο ρυθμός αναχωρήσεων, τότε θεωρείται ότι ήρθε μια αίτηση για νέα σύνοδο. Διαφορετικά, θεωρείται ότι δεν ελήφθη αίτηση νέας συνόδου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα στο νήμα εκτέλεσης που προσομοιώνει τις αφίξεις. Στο νήμα που προσομοιώνει τις αναχωρήσεις, ο τυχαίος αριθμός συγκρίνεται με το μέγεθος . Εάν προκύψει μικρότερος θεωρείται ότι έχουμε αναχώρηση χρήστη από το σύστημα. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα.

Σημαντική παράμετρο αποτελεί επίσης και το προφίλ της κίνησης. Με τον όρο προφίλ κίνησης εννοείται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται αιτήσεις για εξυπηρέτηση και τον τρόπο με τον οποίο αναχωρούν οι χρήστες. Δηλαδή τα προφίλ της κίνησης έχει να κάνει με τον ρυθμό άφιξης αιτήσεων και το ρυθμό αναχώρησης χρηστών. Για την προσομοίωση χρησιμοποιούνται δύο προφίλ κίνησης. Τα ονομάζουμε  Προφίλ Κίνησης 1 και Προφίλ Κίνησης 2, και η περιγραφές τους δίνονται στο κομμάτι των αποτελεσμάτων.

Μετά τον καθορισμό της κίνησης λαμβάνει χώρα ο αλγόριθμος. Όποτε δέχεται αίτηση νέας συνόδου εκτελεί τις ενέργειες για την επιλογή προφίλ και αποκρίνεται με ένα κατάλληλο ή αν δεν μπορεί ένας τύπος περιεχομένου αποκρίνεται με αρνητική απάντηση. Ταυτόχρονα καταγράφονται και τα αναγκαία μεγέθη. Πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος της περίπτωσης άφιξης νέου χρήστη, εξετάζεται ο πίνακας με τις προσομοιώσεις για να εντοπισθεί η κατάσταση του δικτύου. Αν βρεθεί καθορίζεται η επόμενη κατάσταση από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης μη-πραγματικού χρόνου. Αν όχι θεωρείται ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι η πιο κοντινή, οπότε ανάλογα με το προφίλ περιεχομένου που δίνεται στο χρήστη καθορίζεται η επόμενη κατάσταση δικτύου.

Αντίστροφα, στην περίπτωση που αποχωρήσει ένας χρήστης, ενημερώνονται τα σχετικά μεγέθη (διαθέσιμο συνολικό εύρος ζώνης, αριθμός χρηστών) και γίνεται προσπάθεια για τον εντοπισμό της νέας κατάστασης δικτύου. Γνωρίζοντας το προφίλ που διέθετε ο χρήστης, εντοπίζεται η τρέχουσα ή κοντινότερη στην τρέχουσα κατάσταση και από αυτή εντοπίζεται η κατάσταση στην οποία βρισκόταν το σύστημα πριν την εγκατάσταση της συγκεκριμένης συνόδου. Η κατάσταση αυτή γίνεται πλέον τρέχουσα.

Στην προσομοίωση θα μελετηθεί η συμπεριφορά του αλγορίθμου με πρόσβαση μόνο από το WLAN δίκτυο. Ο λόγος είναι καθαρά η διατήρηση της απλότητας στην υλοποίηση, ώστε να εξάγονται σύντομα τα συμπεράσματα. Έτσι χρησιμοποιείται μόνο ο Πίνακας 17. Η μόνη επέκταση για προσομοίωση ταυτόχρονης πρόσβασης είναι η αναγνώριση του δικτύου προέλευσης της αίτησης και η χρησιμοποίηση του αντίστοιχου πίνακα προσομοιώσεων μη-πραγματικού χρόνου.

Όσον αφορά το συνολικό διαθέσιμο εύρος ζώνης με το οποίο εκκινεί το σύστημα αυτό είναι 54Mbps και όχι 11Mps, όπως θα έπρεπε για την προσομοίωση σε δίκτυο WLAN 802.11b. Αυτό δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα γιατί αναμένεται ότι σύντομα όλα τα ασύρματα τοπικά δίκτυα θα δουλεύουν στα 54Mbps (πρότυπο  802.11a/g) χωρίς να αλλάζει κάτι στη λειτουργία τους. Οπότε και στη συγκεκριμένη περίπτωση συμφέρει να μελετηθεί η επίδοση με το εύρος των 54Mbps, ώστε να μην εξαντλείται σύντομα και να μελετηθεί εκτενέστερα η συμπεριφορά του αλγορίθμου.

## Διαγράμματα Αποτελεσμάτων

Από την εκτέλεση της προσομοίωσης προέκυψαν χρήσιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά του αλγόριθμου επιλογής. Παρουσιάζονται διαγραμματικά για την εύληπτη κατανόησή τους ακολουθούμενα από σχόλια. Ο χρόνος που παρουσιάζεται στα διαγράμματα δεν είναι σε κάποια μονάδα χρόνου. Πρόκειται για διαστήματα ανάλογα του χρόνου, αλλά ανομοιόμορφα μεταξύ τους. Τους δίνεται το υποθετικό όνομα tic (με την έννοια του χτύπου ρολογιού) χάρη συμβολισμού, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει σε τίποτα το γεγονός ότι είναι ανάλογα του χρόνου και άρα τα μεγέθη που εξετάζονται σε tic, εξετάζονται ως προς τη χρονική τους εξάρτηση.

### Προφίλ Κίνησης 1

Το προφίλ αυτό φαίνεται στo Διάγραμμα 1. Στο πρώτο τρίτο του χρόνου ο ρυθμός άφιξης είναι σταθερός σε μια χαμηλή τιμή. Ο ρυθμός αναχώρησης είναι χαμηλότερος από το ρυθμό άφιξης για τα πρώτα δύο τρίτα του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται αύξηση του αριθμού των χρηστών στο σύστημα για το χρόνο αυτό. Ο ρυθμός αύξησης αυξάνεται σε μια υψηλή τιμή στο δεύτερο τρίτο του χρόνου και παραμένει σταθερό μέχρι να ξαναπέσει και να επιστρέψει στην αρχική τιμή στο τελευταίο τρίτο του χρόνου. Σε αυτό το διάστημα ο ρυθμός αναχώρησης αυξάνεται απότομα, οπότε αναμένεται μείωση του αριθμού των χρηστών στο σύστημα για αυτή την περίοδο.

Διάγραμμα 1 - Προφίλ Κίνησης 1

Η λειτουργία του αλγορίθμου φαίνεται στο Διάγραμμα 2, το οποίο παρουσιάζει το εύρος ζώνης που δεσμεύεται για κάθε νέο χρήστη. Επειδή, στην προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά προφίλ (ως προς το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας), το διάγραμμα δεσμευόμενου εύρους ζώνης παρουσιάζει την ποιότητα υπηρεσίας που επιλέγει για κάθε νέα σύνοδο ο αλγόριθμος.

Διάγραμμα 2 –Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.1)

Με άμεση επισκόπηση του διαγράμματος δεσμευόμενου εύρους ζώνης παρατηρείται η προσαρμογή του αλγορίθμου στο προφίλ της κίνησης.  Στο πρώτο διάστημα το αλγόριθμος επιλέγει μεταξύ των τριών κλιμάκων ποιότητας υπηρεσίας (high, medium, low) και δεν απορρίπτει αιτήσεις. Η επιλογή του προφίλ σε αυτή την κλίμακα, γίνεται με βάση την τρέχουσα κατάσταση δικτύου. Έτσι μπορεί να επιλεγεί η υψηλή ποιότητα τρεις συνεχόμενες φορές, κάτι που θα αυξήσει το ποσοστό απώλειας πακέτου και θα οδηγήσει στην επιλογή χαμηλότερων επιπέδων. Κάτι τέτοιο μπορεί να διαπιστωθεί στο Διάγραμμα 2, παρατηρώντας τις διαδοχικές σημάνσεις εύρους ζώνης. Επίσης, παρατηρείται ομαλότητα στη μετάβαση, δηλαδή τις περισσότερες φορές η μεταβολή από την υψηλή ποιότητα στη χαμηλή, περνά από τη μεσαία και αντίστροφα. Όσες φορές δε συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι όχι γιατί δεν λειτουργεί σωστά  αλγόριθμος, αλλά γιατί έχει αναχωρήσει κάποιος χρήστης και επομένως έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες δικτύου. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί και στο διάγραμμα, αν παρατηρήσει κανείς τους απόλυτους χρόνους στους οποίους συμβαίνουν αυτές οι απότομες μεταβάσεις. Διαπιστώνεται ότι δεν είναι συνεχόμενοι, γεγονός που σημαίνει ότι μεσολαβεί μια αναχώρηση (μπορεί να είναι και ένα άεργο διάστημα, στο οποίο ούτε άφιξη, ούτε αναχώρηση έγινε, αλλά κάτι τέτοιο είναι σπάνιο λόγω των δύο νημάτων κίνησης που χρησιμοποιούνται).

Διάγραμμα 3 - Διαθέσιμο Εύρος Ζώνης (Π.1)

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή του  συνολικά διαθέσιμου εύρος ζώνης στη διάρκεια του χρόνου. Το Διάγραμμα 3 δείχνει αυτή την κατανομή. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι αρχικά το εύρος ζώνης διαρκώς μειώνεται, μέχρι το χρονικό σημείο στο οποίο αυξάνει ο ρυθμός αύξησης. Αυτή την αλλαγή την αντιλαμβάνεται ο αλγόριθμος και ελαττώνει το επίπεδο ποιότητας που εκχωρεί. Αυτό αποδεικνύεται λυτρωτικό, μιας και ενώ υπήρχε η τάση εξάντλησης του εύρους ζώνης στο πρώτο τρίτο του χρόνου (με μικρότερο ρυθμό αφίξεων) ο αλγόριθμος καταφέρνει να μην χειροτερέψει την κατάσταση του δικτύου. Βέβαια, αυτό γίνεται σε βάρος των αιτήσεων (μιας και αρχίζουν οι απορρίψεις), αν όμως δεν απέρριπτε αιτήσεις και ελαττωνόταν περισσότερο το διαθέσιμο εύρος ζώνης, θα αύξανε παραπάνω η καθυστέρηση πακέτου και το ποσοστό απωλειών και θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα οι ήδη εγκατεστημένες ροές πακέτων. Στο τελευταίο τρίτο παρατηρείται μια σταθεροποίηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης κοντά στην τιμή έναρξης και αυτό οφείλεται στον υψηλό ρυθμό αναχώρησης, με βάση τον οποίο το σύστημα αδειάζει γρήγορα. Έτσι ότι δεσμεύεται για νέες ροές επιστρέφεται σχετικά γρήγορα συν το εύρος που επιστρέφουν οι προηγούμενες σύνοδοι.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η πολιτική με βάση την οποία θεωρείται ότι επιστρέφεται εύρος ζώνης είναι λογική ουράς FIFO (First In, First Out), δηλαδή όταν σηματοδοτείται αναχώρηση, θεωρείται ότι αποχωρεί ο παλαιότερος χρήστης στο σύστημα τη δεδομένη στιγμή, οπότε επιστρέφεται το αντίστοιχο εύρος ζώνης. Παρενθετικά αναφέρεται, ότι για να γίνει αυτό, στην υλοποίηση χρειάστηκε ένας πίνακας (rateMatrix), για την αποθήκευση του εύρους ζώνης που δεσμεύεται κάθε φορά. Σε επέκτασή του θα μπορούσε να αποθηκεύει όλο το προφίλ του περιεχομένου, προκειμένου να υποστηριχθούν πρόσθετες λειτουργίες, όπως η χρέωση.

Η μεταβολή του ποσοστού απώλειας πακέτων είναι σημαντική, γιατί αποτελεί τη μετρική με βάση την οποία γίνεται ο χαρακτηρισμός της κατάστασης του δικτύου στις τρεις ζώνες λειτουργίας. Η μεταβολή του μεγέθους δείχνεται στο Διάγραμμα 4. Σε αυτό μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει την επίδοση του αλγόριθμου.

Διάγραμμα 4 - Ποσοστό Απωλειών Πακέτου (Π.1)

Στο χρονικό διάστημα, όπου αυξάνεται ο ρυθμός αφίξεων, ο αλγόριθμος λειτουργεί έτσι ώστε να μειώσει το ποσοστό απωλειών. Αν και αποδέχεται περισσότερους χρήστες, φροντίζει ώστε να μη μειωθεί το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας που τους έχει δοθεί λόγω των αυξημένων απωλειών πακέτου.

Διάγραμμα 5 - Καθυστέρηση Πακέτου (Π.1)

Βέβαια, δεν συμβαίνει το ίδιο με την καθυστέρηση άφιξης πακέτου. Το μέγεθος αυτό παριστάνεται στο Διάγραμμα 5. Για το μέγεθος αυτό προκύπτει ότι μεταβάλλεται διαρκώς σε ένα σχετικά μικρό εύρος τιμών, περίπου (7% από τη μέση τιμή των 325msec. Στο δεύτερο μισό του χρόνου παρατηρείται ότι η μεταβολή του χρόνου καθυστέρησης δεν μεταβάλλεται με τη συχνότητα που συμβαίνει στα άλλα δύο διαστήματα. Αυτό είναι ένα γεγονός υπέρ του αλγορίθμου, γιατί αν και δεν προβλέπεται να λειτουργεί με βάση την καθυστέρηση πακέτου, στο σημείο που υπάρχει αρκετή τηλεπικοινωνιακή κίνηση λειτουργώντας συντηρητικά, εξασφαλίζει σταθερότερη καθυστέρηση, έστω και κοντά στις υψηλότερε τιμές του μεγέθους.

Ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη του συστήματος είναι ο αριθμός των χρηστών, γιατί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ενεργών συνόδων στο σύστημα. Αν και το ζητούμενο του Enamorado δεν είναι η μεγιστοποίηση του αριθμού των χρηστών, ενδιαφέρει ο μέγιστος αριθμός χρηστών για την αξιολόγηση της επίδοσης του συστήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρει και η κατανομή του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας που έχει δημιουργηθεί από τις επιλογές του αλγορίθμου.

Στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η χρονική μεταβολή του αριθμού των χρηστών. Ο μέγιστος αριθμός χρηστών που διαθέτει σε μια στιγμή το σύστημα είναι .  Στο πρώτο διάστημα αυξάνεται ομαλά ο αριθμός των χρηστών, μιας και ο ρυθμός άφιξης είναι λίγο μεγαλύτερος από το ρυθμό αναχωρήσεων. Στη συνέχεια οι χρήστες μειώνονται, παρόλο που ο ρυθμός αφίξεων αυξάνει. Αυτό γίνεται χάρις την επέμβαση του αλγορίθμου και είναι εν μέρει επιθυμητό αν σκεφθεί κανείς ότι σκοπός της λειτουργίας του δεν είναι απλά να μεγιστοποιήσει τους χρήστες, αλλά να προσαρμόσει το περιεχόμενο στην κατάσταση του δικτύου. Με αυτό το σκεπτικό, εντοπίζοντας την αύξηση του ρυθμού άφιξης, αρχίζει τις απορρίψεις αιτήσεων ώστε να διατηρήσει την ποιότητα υπηρεσίας (και από απόψεως απωλειών πακέτου). Οι απορρίψεις μοιραία οδηγούν σε μείωση των χρηστών, μιας και παράλληλα υπάρχει μια διαδικασία αναχώρησης χρηστών. Στο τελευταίο διάστημα χρόνου, οι χρήστες μειώνονται απότομα, όχι λόγω της δράσης του αλγορίθμου, αλλά λόγω του μεγάλου ρυθμού αναχωρήσεων με ταυτόχρονη μείωση του ρυθμού αφίξεων. Ωστόσο και αυτή η αλλαγή γίνεται αντιληπτή από τον αλγόριθμό, μιας και εντοπίζει την καλύτερη κατάσταση του δικτύου και ανεβαίνει μια κλίμακα στο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας που δίνει σε κάθε νέα σύνοδο (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 6 - Χρήστες στο Σύστημα (Π.1)

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας. Η χρονική κατανομή φαίνεται στο Διάγραμμα 2, αν σκεφθεί κανείς ότι το εύρος ζώνης των 770Kbps αντιστοιχεί σε υψηλή ποιότητα υπηρεσίας, το εύρος των 256Kbps αντιστοιχεί σε μέτρια ποιότητα υπηρεσίας και το εύρος των 64Kbps αντιστοιχεί σε χαμηλή ποιότητα υπηρεσίας. Μια σχετική σύγκριση των επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας φαίνεται στο Διάγραμμα 7, όπου μεταξύ των άλλων φαίνεται και το ποσοστό των αιτήσεων που απορρίφθηκαν από τον αλγόριθμο.

Παρατηρείται ότι το ποσοστό των απορριφθέντων αιτήσεων είναι το υψηλότερο (36%), ενώ ακολουθεί κατά σειρά το ποσοστό της μέτριας, υψηλής και χαμηλής ποιότητας υπηρεσίας. Αυτή η διαπίστωση σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο αλγόριθμος εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσίας για τους χρήστες που αποδέχεται. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συνόδων έχει επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας από μέτριο και πάνω, ενώ οι σύνοδοι χαμηλής ποιότητας υπηρεσίας έχουν το μικρότερο ποσοστό. Η δεύτερη διαπίστωση έχει να κάνει με τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν. Το ποσοστό τους είναι το υψηλότερο, αλλά είναι το τίμημα που πρέπει πληρωθεί για τη διατήρηση ενός υψηλού σχετικά επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας με ένα μεγάλο αριθμό χρηστών. Πράγματι, ο μέγιστος αριθμός των χρηστών που φθάνει το σύστημα είναι 126, ο οποίος είναι αρκετά υψηλός συγκρινόμενος με τον αριθμό των χρηστών σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης του αλγορίθμου και απλής ανάθεσης ενός εκ των τριών επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας.

Διάγραμμα 7 - Κατανομή QoS για το Προφίλ 1

Στο Διάγραμμα 8 φαίνεται η χρονική κατανομή του αριθμού των χρηστών στο σύστημα, χωρίς τη χρήση του αλγορίθμου επιλογής (κατάργηση του SS και στατική λήψη απόφασης από τον IMS), εάν δίνεται μόνο το ανώτερο, το μέτριο ή το χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας.

Διάγραμμα 8 - Αριθμός Χρηστών χωρίς τον Αλγόριθμο Επιλογής (Π.1)

Οι μέγιστες τιμές αριθμών χρηστών που προκύπτουν είναι ,  και . Παράλληλα στο Διάγραμμα 9 φαίνεται η χρονική κατανομή του διαθέσιμου εύρους ζώνης στο σύστημα, χωρίς τη χρήση του αλγορίθμου για το προφίλ κίνησης 1. Παρατηρείται λοιπόν ότι με τη χρήση του αλγόριθμου ο μέγιστος αριθμός χρηστών είναι μεγαλύτερος από την περίπτωση απόδοσης μόνο μέγιστης ποιότητας υπηρεσίας, αλλά μικρότερος από τις περιπτώσεις απόδοσης των δύο άλλων επιπέδων. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό το συνολικό προφίλ περιεχομένου που έχει αποδοθεί, αλλά τελικά φαίνεται ότι ο καλύτερος συνδυασμός ποιότητας υπηρεσίας/αριθμού χρηστών είναι της περίπτωσης εφαρμογής του αλγορίθμου.

Διάγραμμα 9 - Διαθέσιμο Εύρος Ζώνης χωρίς τον Αλγόριθμο Επιλογής (Π.1)

Ο παραπάνω ισχυρισμός μπορεί να αποδειχθεί εύκολα, αν σκεφτεί κανείς τις αναλογίες των μεγεθών. Το προφίλ υψηλής ποιότητας υπηρεσίας είναι 5 φορές μεγαλύτερο (ως ρυθμό μετάδοσης) από το μικρότερο και 3 φορές από το μέτριο επίπεδο. Παρόλα αυτά ο μέγιστος αριθμός των χρηστών είναι περίπου διπλάσιος για ανάθεση μέτριου επιπέδου και περίπου τριπλάσιος για χαμηλό επίπεδο. Σε αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι στην περίπτωση του αλγόριθμου επιλογής η κατανομή του επιπέδου τείνει σε υψηλές και μέτριες τιμές.

Το συμπέρασμα είναι ότι συνολικά, με βάση το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας που παρέχεται, το μέγιστο αριθμό χρηστών, την χρονική κατανομή τους και την χρονική εξέλιξη της κατάστασης του δικτύου ο αλγόριθμος επιλογής του SS δείχνει να υπερέχει έναντι των στατικών πολιτικών δέσμευσης πόρων. Την επιτυχία του την οφείλει στην προσαρμοστική λογική με την οποία σχεδιάσθηκε.

### Προφίλ Κίνησης 2

Για την ορθή τεκμηρίωση του αλγορίθμου, είναι αναγκαίο να δοκιμασθεί η λειτουργία του και σε ένα δεύτερο προφίλ κίνησης.  Το προφίλ κίνησης 2 φαίνεται στο Διάγραμμα 10. Πρόκειται για ένα προφίλ με σταθερό, χαμηλό ρυθμό αναχώρησης χρηστών, ενώ ο ρυθμός αφίξεων είναι διαρκώς υψηλότερος και παρουσιάζει δύο εκρήξεις του ίδιου μεγέθους και σύντομου χρονικού διαστήματος. Μιας και ο ρυθμός άφιξης είναι διαρκώς μεγαλύτερος από το ρυθμό αναχώρησης και παρουσιάζει και δύο εκρήξεις αναμένεται ότι το σύστημα διαρκώς γεμίζει από χρήστες, οπότε το προφίλ είναι κατάλληλο για την εξαντλητική μελέτη του συστήματος (όσον αφορά το διαθέσιμο εύρος ζώνης).

Διάγραμμα 10 - Προφίλ Κίνησης 2

Όπως και προηγουμένως το πιο σημαντικό διάγραμμα είναι αυτό της κατανομής επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας στις συνόδους που εγκαταστάθηκαν. Είναι ενδεικτικό των επιλογών που έχει κάνει ο αλγόριθμος με βάση την κατάσταση του δικτύου και τις δυνατότητες του τερματικού του πελάτη. Στο Διάγραμμα 11 φαίνεται η απόδοση επιπέδου υπηρεσίας στις συνόδους που κάνει αποδεκτές ο SS στη διάρκεια του χρόνου.

Με άμεση επισκόπηση είναι φανερή η προσαρμογή του περιεχομένου (της ποιότητας υπηρεσίας στην οποία παρέχεται) στις συνθήκες του δικτύου. Στα χρονικά διαστήματα (200-300tics και 700-800tics), όπου ο ρυθμός αφίξεων αυξάνεται απότομα, ο αλγόριθμος κατεβαίνει μια κλίμακα στο επίπεδο ποιότητας που εκχωρεί. Πράγματι, ενώ για 0-200tics δίνει υψηλή ως χαμηλή ποιότητα υπηρεσίας, στο διάστημα 200-300tics, όπου έχει αυξηθεί ο ρυθμός αφίξεων σε υψηλή τιμή, δίνει μέτρια και χαμηλή, ενώ αναγκάζεται και να απορρίψει αιτήσεις, ώστε να κρατήσει το επίπεδο των υπολοίπων (σε όρους καθυστέρησης και ποσοστού απωλειών πακέτου). Το ίδιο συμβαίνει και στο διάστημα 700-800tics.

Διάγραμμα 11 - Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.2)

Εκτός όμως από την αναμενόμενη συμπεριφορά παρατηρούνται κάποιες επιπρόσθετες απορρίψεις μετά τα 450tics. Δηλαδή, ενώ ο ρυθμός αφίξεων στα διαστήματα 300-700tics, 800-1000tics έχει επανέλθει στη χαμηλή τιμή του, παρατηρούνται απορρίψεις. Αυτό όμως δεν οφείλεται στον αλγόριθμο, αλλά την εξάντληση του συνολικού διαθέσιμου εύρους ζώνης. Κάτι τέτοιο, είναι εύκολο να διαπιστωθεί από το Διάγραμμα 12, όπου παριστάνεται η χρονική κατανομή του διαθέσιμου εύρους ζώνης στο σύστημα.

Διάγραμμα 12 - Διαθέσιμο Εύρος Ζώνης (Π.2)

Είναι φανερό, ότι περίπου μετά τα 450tics, λόγω του διαρκώς μεγαλύτερου ρυθμού αφίξεων σε σχέση με το ρυθμό αναχωρήσεων, ο SS εξαντλεί τελικά το διατιθέμενο εύρος ζώνης. Για το λόγο αυτό απορρίπτει αιτήσεις. Όμως, αυτό δε σημαίνει ότι θα μπορούσε να κάνει και κάτι διαφορετικό. Το αντίθετο είναι το σωστό. Παρόλο που οι χρήστες καταφθάνουν με τόση συχνότητα, ο αλγόριθμος φροντίζει ώστε να τους παρέχεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας. Έτσι αν και με ελάχιστο διαθέσιμο εύρος ζώνης μετά τα 450tics, καταφέρνει να δώσει από υψηλό ως χαμηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας στα διαστήματα 300-700tics και 800-1000tics, ενώ στο διάστημα 700-800tics που ανέρχεται πάλι ο ρυθμός αφίξεων, κατεβαίνει μια κλίμακα στο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας που δίνει.

Συμπερασματικά λοιπόν, ο αλγόριθμος καταφέρνει με μεγάλη επιτυχία να προσαρμόσει το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας του περιεχομένου στις συνθήκες του δικτύου, πάντα μέσα στα απόλυτα όρια του συστήματος.

Διάγραμμα 13 – Ποστοσό Απωλειών Πακέτου (Π.2)

Ως αποτέλεσμα της προσαρμογής του περιεχομένου στην κατάσταση του δικτύου που επιτυγχάνει ο αλγόριθμος επιλογής, βελτιώνονται και τα υπόλοιπα δικτυακά μεγέθη στα οποία στηρίζεται για την εποπτεία του συστήματος και την επιλογή προφίλ περιεχομένου.

Στο Διάγραμμα 13 φαίνεται η χρονική κατανομή του ποσοστού απωλειών πακέτου. Το μέγεθος αυτό χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό των ζωνών λειτουργίας του αλγόριθμου και για το λόγο αυτό υπάρχει άμεση σχέση με τη συμπεριφορά του αλγορίθμου. Είναι φανερό ότι στα διαστήματα όπου ο ρυθμός άφιξης είναι υψηλός, το ποσοστό απώλειας είναι σαφώς ελαττωμένο. Αυτό οφείλεται στο ότι ο αλγόριθμος επιλέγει το προφίλ περιεχομένου μια κλίμακα πιο κάτω σε σχέση με τα υπόλοιπα χρονικά διαστήματα. Επομένως η κίνηση που μεταφέρεται είναι λιγότερο απαιτητική σε πόρους δικτύου, οπότε χάνονται και λιγότερα πακέτα.

Διάγραμμα 14 - Καθυστέρηση Πακέτου (Π.2)

Το ίδιο δεν συμβαίνει με την περίπτωση της καθυστέρησης πακέτου, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 14. Επειδή δεν υπεισέρχεται πουθενά στην λογική του αλγορίθμου, δεν υπάρχει άμεσος τρόπος ελέγχου της. Έτσι η συμπεριφορά της καθορίζεται κυριότερα από το δίκτυο και σε μικρότερο βαθμό από τις επιλογές των προφίλ περιεχομένου. Για το λόγο αυτό στα διαστήματα υψηλού ρυθμού αφίξεων παρατηρείται ότι η καθυστέρηση πακέτου είναι στη μεγαλύτερη τιμή της και παραμένει σταθερή σε αυτή την τιμή για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου (στο αντίστοιχο διάστημα), ενώ στα διαστήματα χαμηλού ρυθμού άφιξης η καθυστέρηση πακέτου λαμβάνει τιμές σε ένα εύρος τιμών (6% γύρω από τη μέση τιμή των 330msec. Η μεταβολή που παρουσιάζει σε αυτά τα διαστήματα (σε έντονο βαθμό) οφείλεται στο εκάστοτε επιλεγόμενο προφίλ. Προφανώς, όποτε επιλέγεται ένα υψηλό προφίλ, αυτό δημιουργεί καθυστέρηση στα πακέτα, ενώ όταν επιλέγεται ένα χαμηλό προφίλ, η καθυστέρηση μειώνεται.

Ο αριθμός των χρηστών στο σύστημα, αποτελεί ένα δεύτερο κριτήριο της επίδοσης του συστήματος. Για το τρέχων προφίλ κίνησης ο μέγιστος αριθμός χρηστών στο σύστημα ήταν . Η κατανομή των χρηστών στο σύστημα φαίνεται στο Διάγραμμα 15. Παρατηρείται ότι ο αριθμός τους αυξάνει στα διαστήματα με κανονικό ρυθμό αφίξεων, λόγω του χαμηλότερου ρυθμού αναχωρήσεων. Στα διαστήματα με υψηλό ρυθμό άφιξης ο αλγόριθμος επεμβαίνει και διατηρεί τον αριθμό των χρηστών σχεδόν σταθερό, απορρίπτοντας τις αιτήσεις, οι οποίες αν γίνονταν αποδεκτές θα έριχναν την ποιότητα των ήδη εγκατεστημένων συνόδων σε όρους καθυστέρησης πακέτων και ποσοστού απωλειών.

Μια άλλη άμεση παρατήρηση είναι ότι μετά τα 450tics ο αριθμός των χρηστών μένει σχεδόν σταθερό ή αυξομειώνεται πολύ λίγο σε ένα εύρος τιμών (5 χρηστών. Αυτό συμβαίνει αν σκεφθεί κανείς ότι μετά τα 450tics εξαντλείται το συνολικά διαθέσιμο εύρος ζώνης του συστήματος (Διάγραμμα 12). Επομένως το σύστημα μπορεί να δεχθεί καινούργιους χρήστες μόνο μετά την αποχώρηση ενός παλιού. Έτσι κάποιοι χρήστες φεύγουν για να καλυφθούν αμέσως οι θέσεις που αφήνουν κενές (λόγω του υψηλότερου ρυθμού αφίξεων), με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός χρηστών να παραμένει σχεδόν σταθερός.

Διάγραμμα 15 - Χρήστες Συστήματος (Π.2)

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και πάλι η κατανομή των διαφόρων επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας επί του συνόλου των εγκατεστημένων συνόδων (συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των απορριφθέντων αιτήσεων. Αυτή η κατανομή φαίνεται στο Διάγραμμα 16. Παρατηρείται ότι για μια ακόμα φορά το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στις αιτήσεις που απορρίφθηκαν και το δεύτερο μεγαλύτερο στις συνόδους με μέτρια ποιότητα υπηρεσίας. Μάλιστα οι απορριφθέντες αιτήσεις είναι ως αριθμός, όσες όλες οι άλλες σύνοδοι αθροιστικά. Το μικρότερο ποσοστό κατέχουν αυτή τη φορά οι σύνοδοι με το υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας.

Η παραπάνω κατανομή δεν οφείλεται αποκλειστικά στη λειτουργία του αλγόριθμου, αλλά περισσότερο στα όρια του υπό μελέτη δικτύου. Πράγματι, η εξάντληση του εύρους ζώνης σχεδόν από το μισό του χρόνου προσομοίωσης, οδηγεί σε απορρίψεις που δεν οφείλονται στον αλγόριθμο, αλλά ακριβώς στην έλλειψη πόρων. Αν μάλιστα αντιπαραθέσει κανείς το Διάγραμμα 11 (σελίδα 103), και παρατηρήσει ότι οι περισσότερες απορρίψεις εμφανίζονται μετά τη χρονικής στιγμή των 450tics, τότε επαληθεύεται ο παραπάνω ισχυρισμός. Βέβαια, και στο πρώτο διάστημα που ο ρυθμός άφιξης είναι υψηλός εντοπίζονται απορρίψεις. Αυτές ακριβώς είναι που οφείλονται στη λειτουργία του αλγόριθμου και από το ίδιο διάγραμμα φαίνονται να είναι λογικές.

Όσον αφορά στα επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας των συνόδων, τα ποσοστά του υψηλού και του χαμηλού είναι παρόμοια με εκείνα του προφίλ κίνησης 1, ενώ η διαφορά ποσοστού στο μέτριο επίπεδο είναι το ποσοστό αύξησης των απορριφθέντων αιτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι αν αμελούσε κανείς την επίδραση της εξάντλησης του συνολικού διαθέσιμου εύρους ζώνης, τότε η κατανομή των επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας θα ήταν αντίστοιχη. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος έχει μια ομοιομορφία στην επιλογή του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας όταν λειτουργεί αυτόνομα. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση δίνει κατά μέσο όρο τα ίδια ποσοστά επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας στις συνόδους που κάνει δεκτές, προκειμένου να εξασφαλίσει την ισορροπία χρήστες/ποιότητα υπηρεσίας. Άλλωστε, και η σχεδίαση της λογικής επιλογής προφίλ έχει γίνει με ομοιόμορφο τρόπο, υπό την έννοια ότι ακολουθείται μια γραμμική φθίνουσα επιλογή του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας σε δύο κλίμακες, που η μία ξεκινά ένα επίπεδο πιο κάτω από την άλλη. Έτσι αναμένεται ότι συνολικά τα άκρα (high-low QoS) θα έχουν παρόμοιο ποσοστό και περίπου μισό της μέσης (medium QoS). Αυτό επιβεβαιώνεται κατευθείαν και από τα δύο διαγράμματα (Διάγραμμα 7, σελίδα 100, Διάγραμμα 16).

Διάγραμμα 16 - Κατανομή QoS για το Προφίλ 2

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της χρονικής κατανομής χρηστών, με την περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο SS για την επιλογή προφίλ περιεχομένου, αλλά αποδίδεται στατικά ένας τύπος ποιότητας υπηρεσίας. Η κατανομή των χρηστών για στατική δέσμευση πόρων φαίνεται στο Διάγραμμα 17. Οι μέγιστες τιμές αριθμών χρηστών που προκύπτουν είναι ,  και . Οι μέγιστοι αριθμοί χρηστών στην περίπτωση απόδοσης υψηλής και μέτριας ποιότητας υπηρεσίας είναι προφανώς ίδιοι με την αντίστοιχη περίπτωση στο προφίλ κίνησης 1, γιατί και στις δύο περιπτώσεις ποιότητας και προφίλ κίνησης το εύρος ζώνης εξαντλείται. Αντίθετα, στην περίπτωση του χαμηλού προφίλ ποιότητας υπηρεσίας το σύστημα μπορεί να αντέξει επιπλέον χρήστες με αυτό το προφίλ και έτσι φτάνει την τιμή των 545 χρηστών.

Διάγραμμα 17 - Αριθμός Χρηστών χωρίς τον Αλγόριθμο Επιλογής (Π.2)

Η παραπάνω διαπίστωση γίνεται εύκολα αντιληπτή στο Διάγραμμα 18, όπου παρουσιάζεται το διαθέσιμο εύρος ζώνης για κάθε ένα προφίλ ποιότητας υπηρεσίας. Η εξάντληση του εύρου ζώνης για τα δύο προφίλ υψηλής ποιότητας υπηρεσίας είναι εμφανής. Από την άλλη, για το χαμηλό προφίλ περιεχομένου φαίνεται η δυνατότητα αποδοχής και άλλων χρηστών (εάν η προσομοίωση κρατούσε περισσότερο χρόνο).

Διάγραμμα 18 - Διαθέσιμο Εύρος Ζώνης χωρίς τον Αλγόριθμο Επιλογής (Π.2)

Από τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν μπορεί άμεσα να εξαχθούν συμπεράσματα για τον αλγόριθμο επιλογής. Καταρχήν, επιβεβαιώνεται η προσαρμοστικότητα του αλγορίθμου στις συνθήκες του δικτύου, ιδιαίτερα σε σχέση με το ρυθμό άφιξης και το ποσοστό απωλειών πακέτου. Επίσης, διαπιστώνεται ότι αν και αυξάνει το τηλεπικοινωνιακό φορτίο ο αλγόριθμος καταφέρνει να δεχθεί περισσότερους χρήστες στο σύστημα σε σχέση με το προφίλ κίνησης 1. Τέλος, φαίνεται για μια ακόμα φορά να διαθέτει τον καλύτερο συνδυασμό χρήστες/ποιότητα υπηρεσίας, μιας και μπορεί να επιτρέψει στο σύστημα να εγκαταστήσει αρκετές συνόδους, με διαφορετική ποιότητα υπηρεσίας, τις περισσότερες με επίπεδο μέτριο και υψηλό. Αντίθετα, οι στατικές πολιτικές δέσμευσης πόρων, είτε οδηγούν το σύστημα σε εξάντληση των πόρων με λίγους συγκριτικά χρήστες αναλογικά των ρυθμών εκπομπής των προφίλ που επιλέγονται, είτε οδηγούν σε υποχρησιμοποίηση των πόρων με ταυτόχρονη χείριστη ποιότητα υπηρεσίας για όλους τους χρήστες.

### Κατώφλια Χαρακτηρισμού Κατάστασης

Η μετρική χαρακτηρισμού κατάστασης του δικτύου σε τρεις ζώνες λειτουργίας είναι το ποσοστό απώλειας πακέτων. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση δύο κατώφλια (w1, w2) με τον τρόπο που αναφέρθηκε ‎3.5.4. Είναι λοιπόν σημαντικό να εκτιμηθεί η λειτουργία του αλγορίθμου για διαφορετικές τιμές των κατωφλίων. Για τα δύο προφίλ κίνησης οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν {w1 = 2, w2 = 10}. Χρησιμοποιώντας τιμές {w1 = 1, w2 = 8} κάνοντας δηλαδή τον αλγόριθμο περισσότερο συντηρητικό, η συμπεριφορά του αλγορίθμου δεν αλλάζει σημαντικά, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 19. Ο μέγιστος αριθμός χρηστών μειώνεται από 126 σε 117, όπως αναμενόταν. Η λειτουργία του δεν είναι πολύ διαφορετική από την περίπτωση του προφίλ κίνησης 1, γιατί τα κατώφλια (ειδικά το κάτω) είναι σχετικά κοντά με τις προηγούμενες τιμές.

Διάγραμμα 19 - Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.1) {w1=1,w2=8}

Για το λόγο αυτό οι απορρίψεις είναι στο ίδια ποσοστό με την προηγούμενη περίπτωση. Αντίθετα, έχουν αλλάξει τα ποσοστά από την πλευρά των επιπέδων ποιότητα υπηρεσίας. Έχει μειωθεί το μέτριο επίπεδο, και έχουν αυξηθεί τα άλλα δύο κατά το ίδιο ποσοστό (το μισό της μείωσης του μέτριου επιπέδου). Αυτό οφείλεται, στο ότι το δίκτυο υπερεκτιμώντας την κατάσταση του δικτύου, επιλέγει αρχικά συχνότερα χαμηλά προφίλ, αυτό όμως οδηγεί σε χαμηλό ποσοστό απωλειών, γεγονός που οδηγεί στην επιλογή υψηλότερων προφίλ. Έτσι διατηρείται μια ισορροπία στις επιλογές.

Διάγραμμα 20 - Κατανομή Επιπέδου QoS στο (Π.1) {w1=1, w2=8}

Διάγραμμα 21 - Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.1) {w1=4, w2=12}

Αν τώρα οι τιμές των κατωφλίων αυξηθούν σε {w1 = 4 , w2 = 12}, τότε η κατανομή του δεσμευόμενου εύρους ζώνης αλλάζει όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 21. φυσικά αλλάζει και η κατανομή των επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας που φαίνεται στο Διάγραμμα 22. Η εξήγηση για το γεγονός αυτό βρίσκεται στο γεγονός ότι ο αλγόριθμος πλέον υποεκτιμά την κατάσταση του δικτύου (σε σχέση με την πρώτη περίπτωση). Έτσι απορρίπτει λιγότερους χρήστες, ενώ αποδέχεται περισσότερους με μέτρια και υψηλή ποιότητα υπηρεσίας. Ο αριθμός των μέγιστων χρηστών ανεβαίνει από 126 στους 229.

Διάγραμμα 22 - Κατανομή Επιπέδου QoS στο (Π.1) {w1=4, w2=12}

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η επιλογή {w1 = 4 , w2 = 12} παρέχει προσαρμοστικότητα στην κατάσταση του δικτύου όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 21, αλλά και τον καλύτερο συνδυασμό χρηστών/ ποιότητας υπηρεσίας. Αποδέχεται ένα μεγάλο αριθμό χρηστών και τους κατανέμει μεγάλα ποσοστά ποιότητας υπηρεσίας υψηλού-μέτριου επιπέδου. Οι άλλες δύο επιλογές φαίνεται να υποεκτιμούν το δίκτυο. Από την άλλη αυξάνοντας και άλλο τα κατώφλια, θα μπορούσε να βρεθεί μια επιλογή που υποεκτιμά πραγματικά το δίκτυο και προκαλεί επιπλέον απορρίψεις σε βάρος της ποιότητας υπηρεσίας των συνόδων. Φυσικά, και αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αποφεύγεται. Τελικά, φαίνεται ότι η επιλογή {w1 = 4 και w2 = 12} είναι βέλτιστη για το προφίλ κίνησης 1.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίστοιχη μελέτη στην περίπτωση του προφίλ κίνησης 2. Στο Διάγραμμα 23 φαίνεται η κατανομή επιπέδων ποιότητα υπηρεσίας στο χρόνο. Από αυτό προκύπτουν τα ίδια συμπεράσματα, όπως και παραπάνω. Η κατάσταση είναι περίπου ίδια με την {w1 = 2 , w2 = 10}, και ο αλγόριθμος επιλέγει ελαφρώς περισσότερα προφίλ είτε χαμηλής, είτε ποιότητας υπηρεσίας. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση μειώνονται ασθενώς οι απορρίψεις (κατά 2%), και το μέτριο επίπεδο ποιότητας και η μείωση μεταφράζεται σε αύξηση των άλλων δύο επιπέδων μοιρασμένη κατά το ήμισυ. Και πάλι θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ερμηνεία αυτής της συμπεριφοράς έγκειται στο γεγονός ότι ο αλγόριθμος υπερεκτιμά την κατάσταση του δικτύου.

Διάγραμμα 23 - Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.2) {w1=1, w2=8}

Στο Διάγραμμα 24 φαίνεται η κατανομή των ποσοστών για τα επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας και τις απορρίψεις, με βάση τα οποία επιβεβαιώνονται τα παραπάνω συμπεράσματα.

Διάγραμμα 24 - Κατανομή Επιπέδου QoS στο (Π.2) {w1=1, w2=8}

Στην περίπτωση που η επιλογή των κατωφλίων είναι {w1 = 4 , w2 = 12}, τα αποτελέσματα δεν είναι ίδια με την περίπτωση του προφίλ κίνησης 1. Πράγματι, η χρονική κατανομή του δεσμευόμενου εύρους ζώνης είναι περίπου ίδια με αυτή των αρχικών τιμών κατωφλίων, εκτός από το πρώτο διάστημα όπου ο ρυθμός άφιξης είναι υψηλός. Στο Διάγραμμα 25 μπορεί κανείς σε αντιπαραβολή με το Διάγραμμα 11 (σελίδα 103) να παρατηρήσει λιγότερες απορρίψεις και περισσότερες επιλογές μέτριου επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι η επίδοση του αλγορίθμου βελτιώνεται στο συγκεκριμένο διάστημα. Στα υπόλοιπα όμως και κυρίως μετά τα 450tics, η συμπεριφορά είναι ταυτοτική με την περίπτωση των αρχικών τιμών κατωφλίων. Για αυτή τη συμπεριφορά δεν ευθύνεται ο αλγόριθμος, αλλά η εξάντληση του διαθέσιμου εύρους ζώνης του συστήματος. Πράγματι μετά τη χρονική στιγμή των 450tics αρχίζουν έντονα απορρίψεις των αιτήσεων των χρηστών, λόγω της μη διαθεσιμότητας εύρους ζώνης.

Διάγραμμα 25 - Δεσμευόμενο Εύρος Ζώνης (Π.2) {w1=4, w2=12}

Διάγραμμα 26 - Κατανομή Επιπέδου QoS στο (Π.1) {w1=4, w2=12}

Στο Διάγραμμα 26 φαίνεται η κατανομή του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας και απορρίψεων. Είναι ταυτόσημο με την περίπτωση των αρχικών κατωφλίων, εκτός από τη μείωση κατά 1% του ποσοστού μέτριας ποιότητας και την αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού χαμηλής ποιότητας. Από τα δύο διαγράμματα φαίνεται ότι συνολικά η αλλαγή τιμών κατωφλίων δεν αλλάζει κάτι. Όμως αν σκεφθεί κανείς ότι στην περίπτωση μείωσης τιμών των κατωφλιών οι χρήστες μειώνονται από 172 σε 171, ενώ την περίπτωση αύξησης των κατωφλίων οι χρήστες αυξάνουν σε 184, τότε συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η επίδοση του αλγόριθμου (στην περίπτωση αύξησης των κατωφλίων) παρουσίαζε βελτίωση μέχρι την εξάντληση του εύρους ζώνης, συμπεραίνεται εύκολα ότι σε αυτή την περίπτωση και πάλι ο αλγόριθμος λειτουργεί καλύτερα, όσο όμως του επιτρέπει η υποδομή του δικτύου. Τελικά, η επιλογή {w1 = 4 , w2 = 12} είναι καλύτερη και για την περίπτωση του προφίλ κίνησης 2.

## Τεκμηρίωση Αλγορίθμου

Κοιτώντας συνολικά όλα τα παραπάνω στοιχεία, μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει πολλά στοιχεία για τη λειτουργία του αλγορίθμου και να διαπιστώσει περισσότερα για την επίδοσή του.

Η ορθή λειτουργία του αλγορίθμου, όσον αφορά την προσαρμογή του περιεχομένου, δηλαδή της ποιότητας υπηρεσίας στην οποία προσφέρεται ένας τύπος περιεχομένου, σε βάση τις συνθήκες του δικτύου και τις δυνατότητες χρήστη, επιβεβαιώνεται από τα ακόλουθα:

- Όταν ο ρυθμός άφιξης είναι χαμηλός, οπότε αναμένεται χαμηλή τηλεπικοινωνιακή κίνηση, ο αλγόριθμος δίνει κυρίως μέτριο και υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας και σπανιότερα χαμηλό. Το συγκεκριμένο επίπεδο που θα δοθεί εξαρτάται από πρόσθετες παραμέτρους που αφορούν στην κατάσταση του δικτύου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η παράμετρος αυτή είναι το ποσοστό απώλειας πακέτου. Δηλαδή, ανάλογα με τα αντίστοιχα κατώφλια του αλγορίθμου, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως Υποφορτωμένη, Φορτωμένη ή Υπερφορτωμένη και επιλέγεται υψηλό, μέτριο ή χαμηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας αντίστοιχα. Στην περίπτωση υψηλού ρυθμού αφίξεων, οπότε αναμένεται υψηλή κίνηση, ο αλγόριθμος επιλέγει μεταξύ μέτριου και χαμηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας ή απορρίπτει την αίτηση χρήστη. Η επιλογή εξαρτάται και πάλι από τη μετρική του ποσοστού απώλειας πακέτων. Τελικά λοιπόν, επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του αλγόριθμου επιλογής, μιας και μπορεί να προσαρμόζει το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας στις τρέχουσες συνθήκες δικτύου.

- Σε όλα τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, ο αλγόριθμος επέλεγε πάντα τρία από τα τέσσερα προφίλ περιεχομένου που διέθετε η λίστα L (Πίνακας 15). Μάλιστα, το προφίλ που δεν επιλέγεται είναι το προφίλ 3 με ποιότητα υπηρεσίας medium, ρυθμό εκπομπής 270Kbps και μέγεθος 1M. Αυτό είναι ένα ακόμα ενδεικτικό στοιχείο της λειτουργίας του αλγορίθμου, μιας και καλείται να επιλέξει το καταλληλότερο προφίλ για την κάθε συσκευή. Το προφίλ 3 έχει το ίδιο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας με το προφίλ 2, αλλά μεγαλύτερο μέγεθος και άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση για το κατέβασμα από το δίκτυο και τον επαναπρογραμματισμό της συσκευής. Για το λόγο αυτό, ο αλγόριθμος όταν αναζητά προφίλ με μέτρια ποιότητα υπηρεσίας, ορθά απορρίπτει το προφίλ 3 και επιλέγει πάντα το προφίλ 2.

- Όταν η λειτουργία του αλγορίθμου είναι απρόσκοπτη, τότε το ποσοστό των συνόδων με χαμηλή ποιότητα υπηρεσίας είναι περίπου ίδιο με το ποσοστό συνόδων υψηλής ποιότητας υπηρεσίας και περίπου μισό των συνόδων μέτριου επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας. Αυτό προβλέπεται από τη σχεδίασή του. Ο αλγόριθμος επιλέγει προφίλ σε δύο κλίμακες με διαφορά ενός επιπέδου. Επομένως, καθώς κινείται πάνω-κάτω στις δύο κλίμακες (αναμένεται στατιστικά) να περάσει διπλάσιες φορές από το μέσο της κλίμακας (medium QoS) σε σχέση με τα περάσματα από το κάθε άκρο ξεχωριστά (high-low QoS). Έτσι προκύπτει η κατανομή ποσοστών που προαναφέρθηκε. Φυσικά, αυτό μπορεί να παρατηρηθεί μόνο συνολικά και σε περίπτωση που κάτι δεν εμποδίζει τη λειτουργία του αλγόριθμου (περιορισμένο εύρος ζώνης).

- Ο αλγόριθμος πετυχαίνει το στόχο της εξυπηρέτησης όσο το δυνατών περισσότερων χρηστών, χωρίς όμως να θυσιαστεί η ποιότητα που τους προσφέρεται. Έτσι, μπορεί να απορρίψει χρήστες ενώ διαθέτει αρκετό εύρος ζώνης, προκειμένου να κρατήσει την απώλεια πακέτου χαμηλή υπό συνθήκες υψηλού ρυθμού άφιξης. Αυτό παρατηρήθηκε κατά κόρον στις προσομοιώσεις, στα διαστήματα με υψηλό ρυθμό αφίξεων.

Η επίδοση του αλγορίθμου σηματοδοτείται από τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν στις παραμέτρους του και την κατάσταση του δικτύου.

- Η προσαρμογή του αλγορίθμου στις μεταβολές του ρυθμού άφιξης είναι άμεση, μειώνοντας την κλίμακα απόδοσης προφίλ περιεχομένου σε περίπτωση αύξησης και μειώνοντας την σε περίπτωση μείωσης του ρυθμού αφίξεων.

- Αντίστοιχη είναι η συμπεριφορά σε όρους απώλειας πακέτων. Ο αλγόριθμος είναι ευαίσθητος σε αλλαγές της και επιδιώκει τη μείωση των απωλειών. Για το λόγο αυτό όταν το ποσοστό απωλειών πακέτου λαμβάνει υψηλές τιμές επιλέγει μέτρια και χαμηλά προφίλ (ή απορρίπτει αιτήσεις). Σε περίπτωση χαμηλού ποσοστού απωλειών προτιμά υψηλότερα επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας. Η επιλογή προφίλ προσαρμόζεται άμεσα στις μεταβολές του δικτύου.

- Η συμπεριφορά του αλγορίθμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή των κατωφλίων χαρακτηρισμού της κατάστασης του συστήματος. Η βέλτιστη επιλογή με τις προσομοιώσεις που παρουσιάσθηκαν είναι {w1 = 4, w2 = 12}. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με το προφίλ της κίνησης απαιτείται βέλτιστη ρύθμιση μέσω δοκιμών. Μια επιπρόσθετη δοκιμή που μπορεί να γίνει είναι να μεταβληθεί και το διάστημα μεταξύ των δύο, δηλαδή να μένει το ένα σταθερό και να αλλάζει το άλλο.

- Ο αριθμός των χρηστών που κάνει αποδεκτό το σύστημα είναι αρκετά ικανοποιητικός, αν σκεφθεί κανείς την ετερογένεια που τους διέπει στο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας. Μάλιστα η κατανομή των προφίλ περιεχομένου είναι αρκετά καλή, με τα περισσότερα να έχουν μέτρια και υψηλή ποιότητα.

# Κεφάλαιο 5

# Συμπεράσματα

## Οι Μηχανισμοί Προσαρμογής Δεδομένων στα Σύγχρονα Δίκτυα

Οι μηχανισμοί προσαρμογής στα σύγχρονα δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών φαίνεται να καταλαμβάνουν πολύ σημαντική θέση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου, τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων, την εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης και την υλοποίηση μηχανισμών επίτευξης ποιότητας υπηρεσίας από άκρο-σε-άκρο.

Ιδιαίτερα η τελευταία επιδίωξη φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση των σύγχρονων ετερογενών δικτύων ‎[8]. Στα δίκτυα που αποτελούνται από πολλά είδη δικτύων πρόσβασης και ένα IP δίκτυο κορμού για τη διασύνδεση του άκρου πρόσβασης με τα λειτουργικά στοιχεία του δικτύου, η επίτευξη ποιότητας υπηρεσίας από άκρο-σε-άκρο είναι πολύ δύσκολη, τόσο λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των δικτύων πρόσβασης, όσο και λόγω της απουσίας πρωτοκόλλου σηματοδοσίας για ποιότητας υπηρεσίας από άκρο-σε-άκρο (αν και κάτι τέτοιο αναμένεται από την EITF σε μελλοντικό χρόνο).

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη συσκευών με περισσότερες δυνατότητες ακρόασης περιεχομένου και επαναπρογραμματισμού του υλικού και του λογισμικού, καθιστούν το πεδίο εύφορο για τη χρησιμοποίηση μηχανισμών προσαρμογής περιεχομένου.

Οι μηχανισμοί προσαρμογής επιδιώκουν την προσαρμογή του επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας που αποδίδει το σύστημα σε νέες συνόδους, με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη, τις δυνατότητες της συσκευής και την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου. Ιδιαίτερα το τελευταίο χαρακτηριστικό έχει μεγάλη σημασία, μιας και η κατάλληλη προσαρμογή στην κατάσταση του δικτύου επιτρέπει την επίτευξη όλων των προαναφερθέντων επιδιώξεων.

Οι δυναμικοί μηχανισμοί προσαρμογής που παρουσιάστηκαν στην παρούσα μελέτη, φαίνεται να αποτελούν μια ικανοποιητική λύση στις προκλήσεις των σύγχρονων δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών. Είναι απλοί στη λογική, εύκολοι στην υλοποίηση, ευέλικτοι στις διάφορες συνθήκες δικτύου και προφίλ κίνησης, ενώ παρουσιάζουν σπουδαία επίδοση. Συνάμα, φαίνεται να έχουν ακόμα ευρύ πεδίο μελέτης και αρκετά περιθώρια εξέλιξης και βελτίωσης.

## Ιδέες για Περαιτέρω Μελέτη

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης των μηχανισμών προσαρμογής περιεχομένου, μπορούν να προταθούν αρκετές ιδέες για μελέτη και δοκιμή. Οι ιδέες που προτείνονται έρχονται σε συνέχεια των όσων μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο σχεδίασης που αναπτύχθηκε.

Πρώτο βήμα για τη επέκταση της λογικής προσαρμογής του Enamorado, είναι η υιοθέτηση μηχανισμού αναπροσαρμογής του προφίλ των ήδη εγκατεστημένων συνόδων. Κάτι τέτοιο θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί η αναπροσαρμογή εγκατεστημένων ροών, μπορεί να απελευθερώσει επιπλέον πόρους και έτσι να αποφευχθούν κάποιες απορρίψεις αιτήσεων. Επίσης, υπάρχει περισσότερη ευελιξία στην κατανομή των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας. Όταν οι συνθήκες κίνησης είναι χαμηλές και υπάρχουν διαστήματα αργίας στις αφίξεις νέων χρηστών, είναι δυνατή η αύξηση της ποιότητας των εγκατεστημένων συνόδων. Βέβαια, μπορεί να γίνει και το αντίθετο σε περίπτωση συνθηκών συμφόρησης.

Η υποστήριξη μηχανισμού δυναμικής διαχείρισης συνόδων είναι αρκετά απαιτητική και μπορεί τελικά να αποδειχτεί υπολογιστικά δύσκολη. Μάλιστα, λόγω της φύση που έχει (μοιάζει με το πρόβλημα απόφασης του διακριτού σακιδίου, Discrete Knapsack Problem, ‎[25]‎[25]), ένα ενδιάμεσο πρόβλημα που χρίζει εξέτασης είναι η εύρεση της πολυπλοκότητας του προτεινόμενου μηχανισμού δυναμικής αναπροσαρμογής των συνόδων (εκτιμάται ότι πρόκειται για NP-complete πρόβλημα και μια πρόταση του μηχανισμού είναι να επιχειρηθεί αναγωγή του εκάστοτε μηχανισμού στο Discrete Knapsack).

Μία άλλη κατεύθυνση μελέτης για τη βελτίωση του μηχανισμού προσαρμογής που παρουσιάσθηκε είναι η χρησιμοποίηση επιπρόσθετων μετρικών για την παρακολούθηση της κατάστασης του δικτύου. Εκτός από το ρυθμό αφίξεων και το ποσοστό απωλειών πακέτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η καθυστέρηση πακέτου και το jitter, παράλληλα, σε συνδυασμούς ή αυτόνομα για το χαρακτηρισμό της κατάστασης του δικτύου και τη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, ορισμένες εφαρμογές μπορεί να εξαρτώνται σε κρίσιμο βαθμό από την καθυστέρηση πακέτου και αυτό να χρησιμοποιηθεί στη θέση του ποσοστού απωλειών σε ένα μηχανισμό ανάλογο με αυτό που παρουσιάστηκε.

Τελικά, μια αρκετά φιλόδοξη πρόταση είναι η ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος (τεχνητής ή υπολογιστικής νοημοσύνης) αναγνώρισης του προφίλ κίνησης. Ένα τέτοιο σύστημα θα παρακολουθεί την κίνηση σε κάποιο βάθος χρόνου, προσπαθώντας να αναγνωρίσει πρότυπα κίνησης, όπως το προφίλ 1, το προφίλ 2 ή κάποιο άλλο από τα πολλά που παρουσιάζονται ανάλογα με το είδος του πληροφοριακού περιεχομένου που διακινείται (αθλητικό, επικοινωνιακό, επικαιρότητα). Μόλις αναγνωρίσει το πρότυπο κίνησης που μεταφέρει το ευφυές σύστημα προσαρμόζει κατάλληλα τις παραμέτρους του αλγορίθμου (κατώφλια, μετρικές) για βέλτιστη επίδοση. Φυσικά, πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία εξαντλητικών δοκιμών για την αντιστοίχιση του κάθε προτύπου κίνησης με τις βέλτιστες τιμές των παραμέτρων του αλγορίθμου. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του συστήματος σε αρκετά είδη δικτύων (όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και περιεχόμενο) με την κατάλληλη ανάπτυξη του ανιχνευτή προτύπων κίνησης.

## Ένα Τελευταίο Σχόλιο

Μετά την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του αλγορίθμου και της υψηλής επίδοσης που παρουσιάζει, είναι αναγκαίο να τονισθεί μια σημαντική τελική λεπτομέρεια.

Αν και ο αλγόριθμος επέδειξε πολύ καλή συμπεριφορά υπό συνθήκες υψηλού φορτίου, δεν κατάφερε να υπερνικήσει την εξάντληση των πόρων του συστήματος. Αυτό επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά το γεγονός ότι κανένα έξυπνο σύστημα δεν μπορεί να ξεπεράσει τις δυνατότητες μιας υποδομής δικτύου. Μπορεί ίσως να τις αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό, αλλά όχι να τις ξεπεράσει.

Επομένως, όταν πρέπει να αναπτυχθεί ένα ευρέως εμπορικό δίκτυο, είναι αναγκαία η συνδυασμένη μελέτη υποδομής δικτύου και συστήματος προσαρμογής στην τηλεπικοινωνιακή κίνηση που πρόκειται να δημιουργηθεί. Το δίκτυο θα εξασφαλίζει τη λογική επάρκεια πόρων και το σύστημα θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η υποδομή, ώστε να μην σπαταλούνται πόροι και επενδύσεις.

# Βιβλιογραφία

- ENAMORADO Deliverable 1: Enamorado Environment, the ENAMORADO Consortium.

- ENAMORADO Deliverable 2: Simulation Tools Specification, the ENAMORADO Consortium.

- ENAMORADO Deliverable 3: Content Production Environment, the ENAMORADO Consortium.

- ENAMORADO Deliverable 4: The Interactive Multimedia Server, the ENAMORADO Consortium.

- ENAMORADO Deliverable 5: Client Platform specification, The ENAMORADO Consortium

- Δίκτυα Ευρείας Ζώνης. Ιάκωβος Σ. Βενιέρης. Εκδόσεις Τζιόλα.

- Τεχνολογίες Διαδικτύου. Ιάκωβος Σ. Βενιέρης & Ευγενία Νικολούζου. Εκδόσεις Τζιόλα.

- End-to-End QoS Specification Issues in the Converged All-IP Wired and Wireless Environment. Sotiris I. Maniatis, Eugenia G. Nikolouzou, and Iakovos S. Venieris. IEEE Communications Magazine. June 2004, Vol.42, No.6.

- RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control. IETF RFC 1890. January 1996.

- Rosenberg, J. Schultzrinne, H. Timer Reconsideration for Enhanced RTP Scalability. IETF Draft. July 1997.

- Schultzrinne, H. Rosenberg, J. Sampling of the Group Membership in RTP. IETF Draft. November 1998.

- Compressing IP/UDP/RTP Headers for Low-Speed Serial Links. IETF RFC 2508. February 1999.

- Busse, I. Deffner, B. Schultzrinne, H. Dynamic QoS Control of Multimedia Applications based on RTP.

- Puuskari, Μ. Quality of Service Framework in GPRS and Evolution Towards UMTS. 3rd European Personal Mobile Communications Conference, Paris, 9-11 March, 1999.

- Θεολόγου, Μ. Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών. Ε.Μ.Π. Τμ. ΗΜΜΥ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Αθήνα Μάρτιος 2002.

- End-to-End Quality of Service Control Using Adaptive Applications. Dorgham Sisalem. GMD Fokus. IFIP Fifth International Workshop on Quality of Service (IWQOS ’97).

- Multimedia Content Adaptation for QoS Management. Narendra Shaha, Ashish Desai & Manish Parashar.

- End-to-End QoS Support for Adaptive Applications over the Internet. Baochun Li, Dongyan Xu, Klara Nahrstedt, Jane W.-S. Liu

- Quality of Service Terminology in IP Networks. Janusz Gozdecki, Andrzej Jajszczyk, and Rafal Stankiewicz, AGH University of Technology.  IEEE Communications Magazine, March 2003.

- QoS Support for an All-IP System Beyond 3G. Tomás Robles, Arndt Kadelka, Hector Velayos, Antti Lappetelainen, Andreas Kassler, Hui Li, Davide Mandato, Jussi Ojala, Bernhard Wegmann. IEEE Communications Magazine. August 2001.

- The 3GPP and 3GPP2 Movements Toward an All-IP Mobile Network. Girish Patel, Nortel Networks. Steven Dennett, Motorola. IEEE Personal Communications. August 2000.

- Basic Streaming Technology and RTSP Protocol. California Software Laboratories. Technical Report. Brijesh.M.S, Software Engineer. Sumathi.P, Software Engineer. 20th August, 2001.

- ITU-T QoS Standards for IP-Based Networks. Neal Seitz, NTIA/ITS. IEEE Communications Magazine. June 2003.

- Resource Management and Quality of Service in Third-Generation Wireless Networks. Sudhir Dixit, Yile Guo, and Zoe Antoniou, Nokia Research Center. IEEE Communications Magazine. February 2001.

- Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Σημειώσεις. Στάθης Ζάχος. Αθήνα 2003. Έκδοση Ε.Μ.Π.