ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑς, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗς

# Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου

# για την παρουσίαση Υλικού του Εργαστηρίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΔΕΛΗ

Επιβλέπων :	Γεώργιος Καμπουράκης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2004

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑς, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗς

# Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου

# για την παρουσίαση Υλικού του Εργαστηρίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΔΕΛΗ

Επιβλέπων :	Γεώργιος Καμπουράκης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την  ….  Φεβρουαρίου 2004.

(Υπογραφή)	   		     (Υπογραφή)		                   (Υπογραφή)

...................................		...................................		...................................

Γεώργιος Καμπουράκης	          Βασίλειος Λούμος		          Ελευθέριος Καγιάφας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.		          Καθηγητής Ε.Μ.Π.		          Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2004

(Υπογραφή)

...................................

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΔΕΛΗΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Βασίλειος Π. Δελής, 2004

Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή

τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για

σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται

η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της

εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα

και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου

Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου, συνδεδεμένου με βάση δεδομένων, για την παρουσίαση του υλικού που έχει συλλεγεί στους φοιτητές. Ο χρήστης μπορεί με ελεγχόμενη πρόσβαση να διαλέξει την κατηγορία που τον ενδιαφέρει και ακολούθως τα έγγραφα που τον ενδιαφέρουν για να τα ανακτήσει στον προσωπικό του υπολογιστή. Χρησιμοποιήθηκαν: ο Apache ΗΤΤP Server ως εξυπηρετητής δικτύου , o MySQL Server ως το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων, η γλώσσα PHP-4 για την ανάπτξη της εφαρμογής και το σύστημα διαχείρισης web περιεχομένου PHP-Nuke.

Λέξεις Κλειδιά:  Three-tier architecture, Apache, MySQL, PHP, PHP-Nuke, LDAP

Abstract

The scope of this thesis was the development of a web site, connected to a Database, for the presentation of all the material gathered to the students. The user, after being authorized, can browse the category that interests him and find a paper or document of his interest and download it to his personal computer. The application used Apache as the web server, MySQL as the database mangement system, PHP as the scripting language and PHP-Nuke as the web content management system.

Keywords:   Three-tier architecture, Apache, MySQL, PHP, PHP-Nuke, LDAP

Πίνακας Περιεχομένων

1 Εισαγωγή	12

1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής	12

1.2 Οργάνωση του τόμου	12

2 Διαδίκτυο και Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων	14

2.1 To Διαδίκτυο (Internet) χθες και σήμερα	14

2.2 Η αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server)	15

2.3 Η αρχιτεκτονική 3 στρωμάτων (3-Tier Architecture)	16

2.3.1 Περιγραφή	16

2.3.2 Πλεονεκτήματα	16

2.3.3 Υλοποίηση	17

2.4 Το στρώμα πελάτη	18

3 Το μεσαίο στρώμα (Middle Tier)	19

3.1 Γενικά - Ρόλος	19

3.2 Εξυπηρετητές Δικτύου	19

3.3 Αpache Web Server	20

3.3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά	20

3.3.2 Εγκατάσταση - Ρύθμιση	21

3.4 HTTP –Ηypertext Transfer Protocol	22

3.4.1  Περιγραφή πρωτοκόλλου	22

3.4.2 Έλλειψη πληροφορίας για την κατάσταση (state)	23

4 Το Στρώμα Βάσης Δεδομένων (Database- Tier)	24

4.1 Ρόλος	24

4.2 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων	25

4.3 MySQL Server	26

4.3.1Γενικά	26

4.3.2 Κύρια Χαρακτηριστικά	27

4.4 SQL – Structured Query Language	29

4.4.1 Γενικά	29

4.4.2 Βασικές Εντολές	30

5 Δικτυακός Προγραμματισμός με την PHP	31

5.1 Βασικά Χαρακτηριστικά	31

5.2 Ένα εισαγωγικό παράδειγμα	32

5.3 Επικοινωνία της PHP με βάσεις δεδομένων	33

5.4 Εγκατάσταση της PHP	35

6 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου-PHP-Nuke	36

6.1 Ορισμός – Βασικά Χαρακτηριστικά	36

6.2 Παρουσίαση PHP- Nuke	37

6.2.2 Γιατί επιλέχθηκε το PHP-Nuke. Μειονεκτήματα	38

6.2.3 Παρουσίαση βασικών τμημάτων	40

6.2.3.1 News	40

6.2.3.2 Content	40

6.2.3.3 Downloads	41

6.2.3.4 Web Links	42

6.2.3.5 Search	43

6.2.3.6 Survey	44

6.2.3.7 Statistics	44

6.2.4 Η αρχική σελίδα	45

7 Υλοποίηση	46

7.1 Σχήμα της Βάσης	46

7.2 Ανεξαρτησία από το DBMS (Data Abstraction Layer)	57

7.3 Αρχιτεκτονική και δομή του PHP-Nuke	64

7.3.1 Βασική αρχιτεκτονική	64

7.3.2 Δομή Καταλόγων	65

7.3.3 Εμφάνιση  αρχικής σελίδας	67

7.3.4 Εμφάνιση Modules	69

7.3.5 Διαχείριση	72

8 Ασφάλεια	75

8.1 Γενικά	75

8.2 Κοινά προβλήματα ασφάλειας	75

8.2.1 Cross-site scripting (CSS ή XSS)	76

8.2.2 SQL injection	76

8.2.3 Path disclosure	77

8.2.4 Cross-site tracing(XST)	77

8.3 Προστασία από επιθέσεις	78

8.3.1 Ενημερώσεις προγραμμάτων	78

8.3.2 Μέτρα ασφάλειας σχετικά με το PHP-Nuke	79

8.3.3 Μέτρα ασφάλειας σχετικά με το περιβάλλον της PHP	80

8.3.4 Μέτρα ασφάλειας σχετικά με τον Apache	80

9 Μελλοντικές Επεκτάσεις-Αλλαγές	81

9.1 Εισαγωγή δεδομένων στη Βάση	81

9.2 Προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις - προσθήκες	82

9.2.1 Βελτίωση του κώδικα	82

9.2.2 Βελτίωση αναζήτησης στο site	82

9.2.3 Έλεγχος πρόσβασης χρηστών / διαχειριστών με ΙP λίστες πρόσβασης	83

9.2.4 Βελτίωση script για μαζική εισαγωγή των αρχείων προς ανάκτηση	83

9.2.5 Επιπρόσθετες δυνατότητες χρηστών	83

10 Βιβλιογραφία	84

Παράρτημα Α  Περιβάλλον Εγκατάστασης της PHP	86

Παράρτημα Β  Λίστα με τα Open Source CMS	95

# 1

# Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε το αντικείμενο της διπλωματικής και παρουσιάζουμε τα επόμενα κεφάλαια στα οποία έχει οργανωθεί ο τόμος αυτός.

## 1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου (web site) για την παρουσίαση υλικού που έχει συλλεχθεί στους φοιτητές. Στον δικτυακό τόπο  παρουσιάζονται επίσης πληροφορίες και ανακοινώσεις που αφορούν πέντε διδασκόμενα μαθήματα. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων, που δημιουργήθηκε στον MySQL Server, προκειμένου το περιεχόμενο του site να είναι δυναμικό και να μεταβάλλεται εύκολα. Επίσης πρέπει να επιτρέπεται η απρόσκοπτη ακόμα και ταυτόχρονη χρήση του δικτυακού τόπου από τους φοιτητές.

Το υλικό που διατίθεται στους φοιτητές για κατέβασμα πρέπει να οργανωθεί σε κατηγορίες ώστε να μπορεί ο κάθε φοιτητής να αναζητά την κατηγορία και έπειτα το έγγραφο που τον ενδιαφέρει. Το υλικό αυτό πρέπει να είναι προσβάσιμο μόνο από όσους διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο του Πολυτεχνείου, οπότε πρέπει να ελέγχεται η ταυτότητα των χρηστών σε συνεργασία με τον εξυπηρετητή καταλόγου  (LDAP Server) του Πολυτεχνείου.

Εκτός από τον ΜySQL server εγκαταστάθηκε ο εξυπηρετητής δικτύου Apache HTΤP server, η γλώσσα PHP και το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου PHP-Nuke.

## 1.2 Οργάνωση του τόμου

Η συνέχεια του τόμου αυτού  έχει οργανωθεί στα ακόλουθα κεφάλαια:

Στο κεφάλαιο 2, αφού κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή για την δημιουργία και την εξάπλωση της χρήσης του Internet, αναφερόμαστε στην αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών στο Internet, όπως η δική μας. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζουμε το πρώτο στρώμα της αρχιτεκτονικής αυτής, δηλαδή το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων που βρίσκεται στον υπολογιστή του πελάτη – επισκέπτη. Το στρώμα αυτό δεν μας απασχολεί στην ανάπτυξη της εφαρμογής διότι όλη η λειτουργικότητα παρέχεται από τα υπόλοιπα στρώματα.

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζουμε το μεσαίο στρώμα και τον κεντρικό ρόλο που κατέχει στην αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων. Έπειτα παρουσιάζουμε τον Apache ΗΤΤP server, τον εξυπηρετητή δικτύου που εγκαταστήσαμε στο μεσαίο στρώμα της εφαρμογής μας. Επίσης αναφερόμαστε στο πρωτόκολλο HTTP που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του στρώματος πελάτη με το μεσαίο στρώμα.

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζουμε το στρώμα βάσης δεδομένων και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που εγκαταστήσαμε για το στρώμα αυτό, τον ΜySQL server. Επίσης αναφερόμαστε στη γλώσσα SQL που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία της εφαρμογής  με τον MySQL server.

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζουμε τη γλώσσα PHP και ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της που την καθιστούν ως την πλέον δημοφιλή γλώσσα για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών. Επίσης παρουσιάζουμε πως μπορούμε να ενσωματώσουμε κώδικα της PHP μέσα σε κώδικα HTML και τα βασικά βήματα για την επικοινωνία της PHP με τον MySQL server.

Στο κεφάλαιο 6 ορίζουμε αρχικά τι είναι τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και στη συνέχεια παρουσιάζουμε ένα από αυτά, το PHP-Nuke, για το οποίο αναφέρουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στη χρησιμοποίησή του και παρουσιάζουμε τα βασικά του τμήματα, από την πλευρά του χρήστη.

Στο κεφάλαιο 7 ασχολούμαστε με θέματα υλοποίησης της εφαρμογής. Καταρχάς παρουσιάζουμε το σχήμα της βάσης δεδομένων που εγκαταστήσαμε στον MySQL  και έπειτα παρουσιάζουμε πως υλοποιείται η ανεξαρτησία της εφαρμογής από το χρησιμοποιούμενο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τον τρόπο που εκτελούνται οι επερωτήσεις από την εφαρμογή. Στη συνέχεια αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του PHP-Nuke και  παρουσιάζονται τα τρία βασικά αρχεία που χρησιμοποιεί για την εμφάνιση όλων των ιστοσελίδων.

Στο κεφάλαιο 8 ασχολούμαστε με το θέμα της ασφάλειας της εφαρμογής. Παρουσιάζουμε αρχικά τις διάφορες ευπάθειες ασφάλειας και έπειτα παρουσιάζουμε τρόπους για την προστασία της εφαρμογής από κακόβουλους χρήστες.

Στο κεφάλαιο 9 παρουσιάζουμε την εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την τελική «δημοσίευση» του site και παρουσιάζουμε κάποιες ιδέες για μελλοντικές επεκτάσεις της εφαρμογής ή αλλαγές που μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση του κώδικα της εφαρμογής.

Στο κεφάλαιο 10 δίνεται η βιβλιογραφία και διάφοροι σύνδεσμοι (web links) στις οποίες μπορεί κανείς να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα που πραγματευόμαστε.

Στο Παράρτημα Α παρουσιάζεται μια λίστα με τα περισσότερα από τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), τα οποία κυκλοφορούν με την άδεια χρήσης Ανοικτού Κώδικα. Αναφέρονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν και ένας σύνδεσμος για τον δικτυακό τόπο του καθενός.

Στο Παράρτημα Β παραθέτουμε τα αποτελέσματα της εκτέλεσης της εντολής phpinfo(), η οποία μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το περιβάλλον εγκατάστασης της PHP.

# 2

# Διαδίκτυο και Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων

## 2.1 To Διαδίκτυο (Internet) χθες και σήμερα

Το Διαδίκτυο ή απλά Internet έχει μπει πλέον στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την υφήλιο. Πώς όμως δημιουργήθηκε το Internet;

Όσο κι αν ακούγεται παράξενο το Internet είναι ένα προϊόν του  «Ψυχρού Πολέμου». Ο πρόδρομος του σημερινού εμπορικού Internet, το ARPAnet, δημιουργήθηκε στη δεκαετία του '60 και αρχικά λειτουργούσε ως ένα στρατιωτικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών που σαν στόχο είχε τη δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνιών το οποίο δεν θα κατέρρεε σε περίπτωση που  η επίθεση του αντιπάλου αχρήστευε μεγάλο μέρος των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. Κύριο χαρακτηριστικό του δικτύου αυτού ήταν η αποκεντρωμένη λειτουργία του.

Η διασύνδεση των υπολογιστών άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής στα τέλη της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80, οπότε και δημιουργήθηκαν τρία μεγάλα δίκτυα: το ΒΙΤΝΕΤ (Because It's Time Network), το CSNET(Computer Science Network) και το NSFnet (National Science Foundation Network). Το τελευταίο, εγκαθιστώντας μία γραμμή των 56 Kbps, έγινε ο κυριότερος κορμός (backbone) του Διαδικτύου.

Από το 1983 άρχισε να χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '70 από την DARPA (Defense Advanced Projects Agency). Το έτος αυτό θεωρείται από πολλούς σαν το έτος γέννησης του Internet με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα.

Η Ελλάδα συνδέεται με το NSFnet τo 1990. Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία παρουσιάζει τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web - WWW) του Tim Berners-Lee.[Lee00] Πρόκειται για ένα σύστημα διασύνδεσης πληροφοριών multimedia και παρουσίασής τους σε ηλεκτρονικές σελίδες. To γραφικό αυτό περιβάλλον κάνει την εξερεύνηση του Internet πιο προσιτή στον απλό χρήστη.   Παράλληλα, εμφανίζονται διάφορα εμπορικά δίκτυα που ανήκουν σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISP) και προσφέρουν πρόσβαση σε όλους. Οποιοσδήποτε διαθέτει PC και modem μπορεί να συνδεθεί με το Internet. Το 1995, το NSFnet καταργείται πλέον επίσημα και το φορτίο του μεταφέρεται σε εμπορικά δίκτυα.

Το Διαδίκτυο, από το 1995 και εφεξής, άρχισε να λαμβάνει τη μορφή με την οποία μας είναι γνωστό σήμερα. Πλέον το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη ζει σε χώρες συνδεδεμένες στο Internet. Καθημερινά άνθρωποι από όλες τις γωνιές της γης συνδέονται στο Internet προκειμένου να εργαστούν, να ενημερωθούν, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στέλνοντας ηλεκτρονική αλληλογραφία, να ανταλλάξουν αρχεία, να κάνουν τις αγορές τους ή απλά να διασκεδάσουν.

Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται η εκθετική, σχεδόν, αύξηση του αριθμού των κόμβων (hosts) που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο κατά την τελευταία 15ετία.

Εικόνα 2-1. Αριθμός κόμβων συνδεδεμένων στο Internet

(Πηγή: Hobbe’s Internet Timeline, http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/)

## 2.2 Η αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server)

Κατά την περιήγηση ενός χρήστη στον Παγκόσμιο Ιστό (Web), το πρόγραμμα περιήγησης (web browser) αιτείται κάποιο περιεχόμενο πληροφοριών από έναν εξυπηρετητή δικτύου (web server) και ο server αποκρίνεται με το ζητούμενο περιεχόμενο, το οποίο προβάλλεται κατάλληλα διαμορφωμένο στον πελάτη (client), που στην περίπτωση αυτή είναι ο web browser. Το μοντέλο αυτό που μόλις περιγράψαμε αποτελεί την κλασσική αρχιτεκτονική 2 στρωμάτων (Τwo-Tier) ή αλλιώς αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) που συχνά χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο. Στην εικόνα 2-2 που ακολουθεί αναπαρίσταται η αρχιτεκτονική αυτή κατά την αίτηση μιας HTML σελίδας από το διαδίκτυο.

Εικόνα 2-2. Η αρχιτεκτονική πελάτη - εξυπηρετητή

## 2.3 Η αρχιτεκτονική 3 στρωμάτων (3-Tier Architecture)

### 2.3.1 Περιγραφή

Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή ήταν το κυρίαρχο μοντέλο στις δικτυακές εφαρμογές, όσο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ήταν κυρίως στατικό και δεν υπήρχαν μεγάλες απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση πολλών πελατών ταυτόχρονα.

Με την έκρηξη όμως της δημοτικότητας του Internet, οι περισσότερες από τις δικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν πλέον οι χρήστες του Internet (Web-mail, αγορές online, forums,  portals ειδήσεων, εταιρικά ή μη site με δυναμικό περιεχόμενο), απαιτούν πολύπλοκες λειτουργίες σε δεδομένα οι οποίες είναι καλύτερο να διενεργούνται από ένα ξεχωριστό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Αυτό οδηγεί σε μια πιο πολύπλοκη αρχιτεκτονική με τρία στρώματα ([Ecke95]). Ο web browser εξακολουθεί να είναι το στρώμα πελάτη (client-tier) το οποίο επικοινωνεί με τον εξυπηρετητή δικτύου. Ο εξυπηρετητής δικτύου γίνεται το μεσαίο στρώμα, το οποίο περιέχει τη δικτυακή εφαρμογή, και προστίθεται ένας εξυπηρετητής βάσης δεδομένων (Database server) στο τρίτο στρώμα, ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματικότερη αποθήκευση των δεδομένων και την εξυπηρέτηση των επερωτήσεων της δικτυακής εφαρμογής προς τη βάση. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την αρχιτεκτονική 3- στρωμάτων:

Εικόνα 2-3. Η αρχιτεκτονική 3- στρωμάτων

### 2.3.2 Πλεονεκτήματα

Η αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων προσφέρει καλύτερες επιδόσεις, περισσότερη ευελιξία, δυνατότητα επέκτασης και ευκολότερη συντήρηση έναντι της αρχιτεκτονικής  δύο στρωμάτων. Η εφαρμογή που βρίσκεται εγκατεστημένη στο web server είναι πλέον ανεξάρτητη από τον τρόπο αποθήκευσης και προσπέλασης των δεδομένων. Ο database server είναι υπεύθυνος για  την ασφαλή αποθήκευση και την ταχεία προσπέλαση στα δεδομένα. Διακρίνοντας το κομμάτι της προγραμματιστικής επεξεργασίας από αυτό της αποθήκευσης των δεδομένων, γίνεται ευκολότερη η διαδικασία συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής, αφού μπορούν να γίνουν αλλαγές σε κάποιο στρώμα χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να αλλάξουμε και τα άλλα στρώματα. Για παράδειγμα ο χρήστης μπορεί να αλλάξει web browser και ο διαχειριστής εφαρμογής να αποφασίσει να αναβαθμίσει τον database server, αλλάζοντας και το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων, χωρίς να απαιτείται επανεγγραφή του κώδικα της δικτυακής εφαρμογής που βρίσκεται στο web server. Επίσης με το μοντέλο αυτό βελτιώνεται και αυξάνεται η δυνατότητα της ταυτόχρονης  εξυπηρέτησης συνδεδεμένων χρηστών, γιατί, αφενός,  ο web server αποφορτίζεται από το κομμάτι φύλαξης των δεδομένων και ο database server είναι ικανός για την ασφαλή εξυπηρέτηση πολλών ταυτόχρονων αιτημάτων.

### 2.3.3 Υλοποίηση

Η αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων είναι καθαρά εννοιολογική. Στην πράξη υπάρχουν πολλές διαφορετικές υλοποιήσεις δικτυακών εφαρμογών που ανήκουν σε αυτό το μοντέλο. Η πιο κοινή υλοποίηση είναι αυτή που έχει το web server και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων εγκατεστημένα στο ίδιο φυσικό μηχάνημα. Αυτή η υλοποίηση είναι η πιο απλή και ασφαλής και είναι αρκετή για την εξυπηρέτηση αρκετών χιλιάδων αιτήσεων την ώρα. Είναι η υλοποίηση που εφαρμόσαμε και εμείς, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και όπως θα περιγραφεί στα επόμενα κεφάλαια.

Εικόνα 2-4. Η αρχιτεκτονική 3-στρωμάτων για τη δικτυακή εφαρμογή μας

Για δικτυακές εφαρμογές με περισσότερες απαιτήσεις συνδεδεμένων χρηστών ή ταχύτητας απόκρισης, η υλοποίηση γίνεται με εγκατάσταση του web server και του database server σε διαφορετικά μηχανήματα, ώστε περισσότεροι πόροι να είναι διαθέσιμοι και να επιτρέπεται η ταχύτερη απόκριση. Για ακόμη πιο απαιτητικές εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σύμπλεγμα (cluster) από web και database servers, στο οποίο θα κατανέμεται ο φόρτος εργασίας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και ταχύτερες αποκρίσεις.

Επίσης, είναι δυνατή η περαιτέρω διάσπαση του μεσαίου στρώματος σε περισσότερα στρώματα, τα οποία αναλαμβάνουν διακριτούς ρόλους (π.χ. παρουσίαση των δεδομένων (data presentation), επεξεργασία δεδομένων (data process)), οπότε μιλάμε πλέον για αρχιτεκτονική ν-στρωμάτων (n-tier).

## 2.4 Το στρώμα πελάτη

Το στρώμα πελάτη (client tier) σε μια δικτυακή εφαρμογή αποτελεί το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων (web browser) που βρίσκεται εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Αποκαλείται και ως «λεπτός» πελάτης (thin client), καθώς οι αρμοδιότητες του στρώματος αυτού είναι μόνο η αποστολή αιτήσεων για κάποια πληροφορία προς τον εξυπηρετητή δικτύου και η εμφάνιση της πληροφορίας που αυτός επιστρέφει, με τη μορφή συνήθως μιας ιστοσελίδας. Η επεξεργασία της πληροφορίας και η παραγωγή του ζητούμενου αποτελέσματος, δηλαδή όλη η προγραμματιστική λογική (application logic) της εφαρμογής, πραγματοποιείται από το μεσαίο στρώμα σε συνεργασία με το στρώμα των δεδομένων, όπως θα παρουσιάσουμε αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής δεν μας απασχολεί η εγκατάσταση ή η ρύθμιση του στρώματος πελάτη. Οποιοσδήποτε χρήστης διαθέτει κάποιο πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή μας και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει από τη βάση δεδομένων μας, χωρίς να μας ενδιαφέρει η πλατφόρμα, το λειτουργικό σύστημα ή το είδος του προγράμματος που χρησιμοποιεί. Αυτός είναι και ένας από τους λόγος που κάνει την ανάπτυξη  δικτυακών εφαρμογών με το μοντέλο τριών στρωμάτων και τους web browsers ως στρώμα πελάτη τόσο δημοφιλής.

Οι πλέον χρησιμοποιούμενοι web browser είναι ο  Μοzilla, ο Ιnternet Explorer και ο Opera, των οποίων οι ικανότητες στην εμφάνιση ιστοσελίδων, οι οποίες μάλιστα περιέχουν ελληνικούς χαρακτήρες, θεωρούνται πλέον δεδομένες, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να ασχοληθούμε με το τι βρίσκεται στο στρώμα πελάτη κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής.

# 3

# Το μεσαίο στρώμα (Middle Tier)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε το μεσαίο στρώμα της αρχιτεκτονικής τριών στρωμάτων, δηλαδή τους εξυπηρετητές δικτύου. Αφού μιλήσουμε για το ρόλο που έχει το στρώμα αυτό στην αρχιτεκτονική μας, παρουσιάζουμε τον εξυπηρετητή δικτύου που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή μας, τον Apache. Τέλος αναφερόμαστε στο πρωτόκολλο ΗTTP που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των δύο πρώτων στρωμάτων.

## 3.1 Γενικά - Ρόλος

Το μεσαίο στρώμα έχει κεντρικό ρόλο σε μια δικτυακή εφαρμογή που ακολουθεί την αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων. Είναι το στρώμα που επιτρέπει στα δύο άλλα στρώματα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, κάνοντας τις πληροφορίες που βρίσκονται στη  Βάση Δεδομένων προσβάσιμες στον Παγκόσμιο Ιστό. Εξυπηρετεί τις συνδέσεις των χρηστών και  παράγει τη δομή και το περιεχόμενο των δεδομένων που παρουσιάζονται στο στρώμα-πελάτη. Επίσης είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και αυθεντικοποίηση (authentication) των χρηστών που χρησιμοποιούν τη δικτυακή εφαρμογή.  Στο στρώμα αυτό ανήκει το κατεξοχήν  προγραμματιστικό μέρος  μιας δικτυακής εφαρμογής.

## 3.2 Εξυπηρετητές Δικτύου

Εξυπηρετητής δικτύου (Web Server) λέγεται το πρόγραμμα που αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει τις δικτυακές αιτήσεις των πελατών (clients), συνήθως την προβολή μιας ιστοσελίδας, την ανάκτηση ενός αρχείου ή την εκτέλεση ενός προγράμματος (script) στο server. Το μηχάνημα στο οποίο εγκαθίσταται το πρόγραμμα αυτό και το οποίο είναι φυσικά συνδεδεμένο στο Internet, αποκαλείται επίσης Web Server.

Εικόνα 3-1. Η αρχιτεκτονική client-server στο διαδίκτυο

Οι εξυπηρετητές δικτύου αναπτύσσονται σύμφωνα με το μοντέλο προγραμματισμού client – server, όπως φαίνεται στην εικόνα 3-1. Επίσης χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων ΗΤΤP (Hypertext Transfer Protocol) προκειμένου να αποστείλουν στους χρήστες web τα αρχεία και τις ιστοσελίδες τα οποία αιτούνται. Οι αιτήσεις των χρηστών στέλνονται κι αυτές με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου HTTP, όταν ο χρήστης αιτείται κάποια διεύθυνση URL στο web browser που χρησιμοποιεί.

Οι πιο δημοφιλείς web servers σήμερα είναι οι παρακάτω:

- Apache HTTP Server από το Apache Software Foundation

- Internet Information Server (IIS) της Microsoft

- Zeus Web Server της Zeus Technology

- Sun ONE της Sun Microsystems

Από τους παραπάνω, ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος web server είναι ο Apache, ο οποίος κατέχει το 68% της αγοράς παγκοσμίως σύμφωνα με έρευνα της Netcraft (http://news.netcraft.com/archives/2005/01/01/january_2005_web_server_survey.html) τον Ιανουάριο του 2005. Ο Apache είναι ο server που χρησιμοποιήσαμε για την εφαρμογή μας, οπότε θα εξετάσουμε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του.

## 3.3 Αpache Web Server

### 3.3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά

Ο Αpache server πρωτοκυκλοφόρησε το 1995 και αρχικά βασίστηκε στον HTTPd server, έναν δημοφιλή web server που διανεμόταν δωρεάν από το NCSA (National Centre for Supercomputing Applications). Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι η 2.0.52, η οποία και εγκαταστάθηκε στο server του εργαστηρίου.

Ο Apache server διανέμεται  ελεύθερα, με την άδεια χρήσης «Αpache Software License» (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0). Μάλιστα και ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος διανέμεται ελεύθερα, ακολουθώντας το μοντέλο λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Open Source) με τα προτερήματά του, ότι δηλαδή ένα μεγάλο δίκτυο προγραμματιστών μπορεί να εντοπίσει και να βελτιώσει τυχόν σφάλματα του προγράμματος και επίσης τ η δυνατότητα να ξαναγραφούν κομμάτια του κώδικα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης εφαρμογής.

O Apache είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, όχι μόνο εξαιτίας της δωρεάν διανομής του, αλλά και για την αξιοπιστία, την ευελιξία και την επεκτασιμότητα του. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

- Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα σχεδόν τα λειτουργικά συστήματα παράλληλης επεξεργασίας, όπως Linux, Mac OS X και Microsoft Windows (αν και προτείνεται η εγκατάσταση σε λειτουργικά που μοιάζουν με το Unix, για περισσότερη σταθερότητα).

- Eχει πολύ μικρές απαιτήσεις σε πόρους συστήματος και αποκρίνεται ικανοποιητικά ακόμα και σε μεγάλες αυξήσεις φορτίου (συνδέσεις χρηστών).

- Μπορεί να ρυθμιστεί πολύ εύκολα, μέσω απλών αρχείων κειμένου.

- Είναι δομημένο κατά τμήματα (modules). Μόνο οι βασικές λειτουργίες παρέχονται στο κυρίως πρόγραμμα και οι υπόλοιπες μπορούν να προστεθούν δυναμικά, σαν επιπλέον modules.

- Υποστήριξη εκτέλεσης προγραμμάτων (scripts) από διάφορες γλώσσες προγραμματισμού (PHP, Perl, JSP, κ.α.)

- Έλεγχος πρόσβασης (access control) βασιζόμενος στην IP διεύθυνση/hostname του πελάτη ή στην εισαγωγή username/password.

- Υποστήριξη των πρωτοκόλλων IPv6 και SSL.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επιλέξαμε τη χρήση του Apache σαν web server για τη δικτυακή μας εφαρμογή. Ορισμένα στοιχεία της εγκατάστασης και γενικής παραμετροποίησης περιγράφονται στην αμέσως επόμενη ενότητα.

### 3.3.2 Εγκατάσταση - Ρύθμιση

Οι περισσότερες από τις διανομές του Linux, περιέχουν μια έκδοση του Apache web server σε μορφή rpm package, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί πολύ εύκολα, αλλά μπορεί να είναι ξεπερασμένη έκδοση. Από το δικτυακό τόπου του Apache (http://httpd.apache.org/download.cgi) μπορεί κανείς να κατεβάσει ελεύθερα την τελευταία έκδοση που ταιριάζει στο σύστημά του, είτε σε μορφή κώδικα που πρέπει να μεταγλωττιστεί πρώτα, είτε σε μορφή έτοιμου πακέτου για εγκατάσταση, για Windows ή Linux διανομές. Στον οπτικό δίσκο (cd)  που δίνεται με το κείμενο της διπλωματικές περιέχεται η τελευταία έκδοση του Αpache 2.0.52 για τα λειτουργικά Windows και Linux.

Οι κύριες ρυθμίσεις του server γίνονται μέσω ενός αρχείου κειμένου, του httpd.conf, στο οποίο περιέχονται οδηγίες για τη λειτουργία του server. Ο Αpache υποστηρίζει ένα μεγάλο πλήθος οδηγιών (directives) που αφορούν το περιβάλλον όπου εγκαθίσταται ο server, τους πόρους  που δεσμεύονται για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων HTTP, τους χρόνους απόκρισης, τα modules που πρέπει να προστεθούν, το επίπεδο ασφάλειας, την καταγραφή στοιχείων λειτουργίας (logs) και άλλες οδηγίες που καθορίζουν τη συμπεριφορά του server. Επιπλέον κάθε module που προστίθεται στον server έχει το δικό του σύνολο από επιπρόσθετες οδηγίες που αφορούν τις λειτουργίες που εξυπηρετεί το module.

Αρκετά σημαντικά για την ασφάλεια της εφαρμογής είναι τα επίσης αρχεία κειμένου ‘.htaccess’, τα οποία με απλά directives ελέγχουν την πρόσβαση των web χρηστών στους διάφορους υποφακέλους του server. Ένα τέτοια αρχείο χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο πρόσβασης στον τομέα των ανακτήσεων (downloads), όπου ζητήθηκε να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο στα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

Για να μπορεί να ελεγχθεί η παραπάνω ιδιότητα των χρηστών, έπρεπε να γίνει σύνδεση στον LDAP server του Πολυτεχνείου, o οποίο κρατάει τα στοιχεία των χρηστών (username, password) και βρίσκεται στο Κέντρο Δικτύου του Πολυτεχνείου, . Προκειμένου να μπορεί ο Αpache να συνδεθεί στον LDAP server έπρεπε να εγκαταστήσουμε το module mod_auth_ldap, το οποίο δεν εμπεριέχεται στην αρχική εγκατάσταση, και να δηλώσουμε με μια απλή οδηγία στο αρχείο httpd.conf, την «φόρτωση» του module αυτού.

Επίσης ενεργοποιήθηκε το module php4_module, το οποίο δίνει στο server τη δυνατότητα να εκτελεί scripts γραμμένα στη γλώσσα PHP, την οποία χρησιμοποιήσαμε για το προγραμματιστικό κομμάτι στο εφαρμογής και την οποία θα παρουσιάσουμε στο κεφάλαιο 5. Περισσότερα για το περιβάλλον εγκατάστασης του Apache φαίνονται στο Παράρτημα Α. Επίσης στο  cd της διπλωματικής αλλά και στο δικτυακό τόπο του Apache:

(http://httpd.apache.org/docs-project/), όπου βρίσκεται η πλήρης τεκμηρίωση του προγράμματος, μπορεί κανείς να  βρει μια πλήρη περιγραφή όλων των οδηγιών που ρυθμίζουν τη λειτουργία του server και των modules που μπορούν να εγκατασταθούν, καθώς και παραδείγματα αρχείων http.conf και .htaccess.

## 3.4 HTTP –Ηypertext Transfer Protocol

### 3.4.1  Περιγραφή πρωτοκόλλου

Το πρωτόκολλο HTTP ή πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου, είναι το στάνταρ πρωτόκολλο  που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ του web browser και του web server, δηλαδή των δύο πρώτων στρωμάτων του μοντέλου 3-Tier των δικτυακών εφαρμογών.

Η τρέχουσα έκδοση του πρωτοκόλλου είναι η 1.1 και είναι αυτή που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στις διαδικτυακές επικοινωνίες για τη μεταφορά υπερκειμένου. Το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ 1.1 περιγράφεται αναλυτικά στο [RFC2616] (http://www.w3.org/Protocols/rfc2616), εδώ θα περιοριστούμε στην απλή παρουσίαση του πρωτοκόλλου προκειμένου στην κατανόηση τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη λειτουργία και την ασφάλεια της δικτυακής μας εφαρμογής.

Το ΗΤΤΡ είναι αρκετά απλό στη λειτουργία του: ένας πελάτης (web browser) αιτείται κάποιο πόρο (μια σελίδα HTML, ένα αρχείο ή το αποτέλεσμα ενός προγράμματος) από έναν εξυπηρετητή δικτύου και αυτός απαντάει στέλνοντας τον ζητούμενο πόρο ή ένα μήνυμα λάθους, αν η αίτηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για κάθε αίτηση (request) υπάρχει μία απάντηση (response).

Mια αίτηση ΗΤΤΡ αποτελείται από το όνομα της μεθόδου που χρησιμοποιείται, την περιγραφή του ζητούμενου πόρου, την έκδοση του πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ και ένα προαιρετικό αριθμό παραμέτρων που δίνουν περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για το πώς πρέπει αυτός να επιστραφεί. Για παράδειγμα, μια απλή αίτηση για μια ιστοσελίδα index.html είναι η εξής :

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.ntua.gr

Αccept: text/plain, text/html

Η μέθοδος είναι συνήθως είτε η GET είτε η POST, οι οποίες διαφέρουν στο ό,τι η GET στέλνει τα δεδομένα για το ζητούμενο πόρο μέσω της διεύθυνσης URL, ενώ η POST στέλνει τα ίδια δεδομένα στο σώμα ενός πακέτου ΗΤΤΡ. Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιείται κυρίως η δεύτερη μέθοδος η οποία πλεονεκτεί στο ό,τι δεν δημιουργεί μεγάλα URL’s, τα οποία ενδέχεται και να ξεπεράσουν το όριο μήκους ενός URL, και μπορεί να στείλει δεδομένα οποιασδήποτε κωδικοποίησης (η GET στέλνει μόνο 7-bit ASCII).

Μια επιτυχής απάντηση ΗΤΤΡ επιστρέφει τον αριθμό πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ,  τον κωδικό (επιτυχίας) 200, διάφορες επικεφαλίδες (ημερομηνία, τύπος server, κ.α) και τη ζητούμενη πληροφορία. Για παράδειγμα:

HTTP/1.1 200 ΟΚ

Date: Thu, 13 Feb 2005 12:34:22 GMT

Server: Apache/1.3.27 (Unix)

Etag: “ef985a-a092-3fe7822b”

Content-Type: text/html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC….>

<HTML>

……

H επικεφαλίδα Etag χρησιμοποιείται από τους web browser για caching.

Σε περίπτωση αποτυχίας, για παράδειγμα μη εύρεση της ζητούμενης σελίδας, η απάντηση θα ήταν:

HTTP/1.1 404 Νot Found

### 3.4.2 Έλλειψη πληροφορίας για την κατάσταση (state)

Το πρωτόκολλο HTTP όπως περιγράφηκε προηγουμένως, δεν ορίζει την κατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ του web browser και του web server. Κάθε αίτηση του browser είναι ανεξάρτητη από την προηγούμενη και περιλαμβάνει πάντα τις ίδιες επικεφαλίδες που περιγράφουν τα ζητούμενα δεδομένα και πώς πρέπει να παραδοθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις απαντήσεις του web server. Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί μια αίτηση και η αντίστοιχη απάντηση, ο server δεν κρατάει πλέον καμία πληροφορία για την αίτηση ή την απάντηση.

Αυτή η έλλειψη πληροφοριών έχει το πλεονέκτημα ότι δεν επιβαρύνει το server με το να κρατάει πληροφορίες για τους χρήστες και τις αιτήσεις που έχουν κάνει στο παρελθόν και δίνει την ευελιξία στους χρήστες να ζητάνε μη σχετιζόμενο υλικό.

Aπό την άλλη πλευρά, στις δικτυακές εφαρμογές βάσεων δεδομένων πολλές φορές απαιτείται η γνώση της προηγούμενης κατάστασης ενός συνδεδεμένου πελάτη. Για παράδειγμα, θέλουμε να ελέγχουμε την πρόσβαση των χρηστών, αλλά να μη ζητείται συνέχεια από τους χρήστες η αυθεντικοποίηση της ταυτότητάς τους. Για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να προσθέσουμε κάποια πληροφορία η οποία να περιγράφει κατά μοναδικό τρόπο τη σύνοδο (session) ενός συνδεδεμένου χρήστη. Αυτό που γίνεται συνήθως και που εφαρμόζεται στην εφαρμογή μας, είναι η ανταλλαγή ενός κλειδιού συνόδου (session key) μεταξύ του  web browser και του web server. Το κλειδί αυτό αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων για κάθε συνδεδεμένο χρήστη και χρησιμοποιείται από τον web server για να επαναφέρει κάποια πληροφορία από τις προηγούμενες ΗΤΤΡ αιτήσεις του χρήστη, για παράδειγμα, σε ποιο μενού βρισκόταν στην τελευταία του αίτηση.

# 4

# Το Στρώμα Βάσης Δεδομένων (Database- Tier)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε το τρίτο στρώμα και το ρόλο του στην αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων. Έπειτα αναφέρουμε γενικά χαρακτηριστικά των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και παρουσιάζουμε το σύστημα που χρησιμοποιήσαμε για την εφαρμογή μας, τον MySQL server. Τέλος, αναφερόμαστε στην SQL, τη γλώσσα για την επικοινωνία με μια βάση δεδομένων.

## 4.1 Ρόλος

Το στρώμα Βάσης Δεδομένων είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και την ανάκτηση  των δεδομένων της εφαρμογής. Επίσης, στις αρμοδιότητές του ανήκουν η διευθέτηση των ενημερώσεων που γίνονται επί των δεδομένων, η παροχή ταυτόχρονης (παράλληλης) πρόσβασης στα δεδομένα από τον εξυπηρετητή δικτύου (web server), η ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων, καθώς και η παροχή κάποιων επιπλέον υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, η δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας των δεδομένων. Ένα καλό στρώμα βάσης δεδομένων πρέπει κατά κύριο λόγο να παρέχει τη γρήγορη και ευέλικτη πρόσβαση σε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων.

Για να γίνουν δυνατά τα παραπάνω απαιτείται η δημιουργία αρκετά πολύπλοκων προγραμμάτων. Ευτυχώς, τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Database Management Systems – DBMS) είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην φαίνεται στο χρήστη η προγραμματιστική πολυπλοκότητα. Για τη δημιουργία και τη συντήρηση μιας βάσης δεδομένων με τα συστήματα αυτά, δεν απαιτείται η κατανόηση της υποκείμενης αρχιτεκτονικής του συστήματος, απλά ο σωστός σχεδιασμός της βάσης και η σωστή δημιουργία επερωτήσεων προς τη βάση.

Εκτός από τη χρήση DBMS, στο στρώμα Βάσης Δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί τρόποι για την διαχείριση των δεδομένων, όπως μηχανές αναζήτησης δεδομένων (search engines) και συστήματα διαχείρισης εγγράφων (document management systems).

Στην εφαρμογή μας επιλέχθηκε η χρήση DBMS και η επιλογή αυτή δικαιολογείται από τα λεγόμενα στη συνέχεια του κεφαλαίου.

## 4.2 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management System – DBMS) αποκαλούμε μια συλλογή προγραμμάτων που επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια Βάση Δεδομένων.

Βάση Δεδομένων (Database) αποκαλείται μια συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα, όπου με το όρο δεδομένα εννοούμε γνωστά γεγονότα που μπορούν να καταγραφούν και που έχουν κάποια εγγενή σημασία. Για παράδειγμα, βάση δεδομένων είναι οι αριθμοί τηλεφώνων και οι διευθύνσεις μιας ομάδας ανθρώπων. Από την άλλη μεριά και οι λέξεις αυτού του κειμένου αποτελούν δεδομένα που σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά δεν συνιστούν βάση δεδομένων.

Η αποθήκευση και η επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση ενός DBMS διαφέρει έναντι των παραδοσιακών εφαρμογών επεξεργασίας αρχείων στα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

- Ύπαρξη καταλόγου με πληροφορίες (μετα-δεδομένα) που περιγράφουν τη δομή της κυρίως Βάσης. Ενώ το λογισμικό επεξεργασίας αρχείων μπορεί να προσπελάσει μόνο συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων, το λογισμικό ενός DBMS μπορεί να προσπελάσει διαφορετικές βάσεις δεδομένων εξάγοντας τους ορισμούς τους από τον κατάλογο και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους ορισμούς αυτούς

- Αφαίρεση δεδομένων και ανεξαρτησία προγραμμάτων – δεδομένων και προγραμμάτων – πράξεων. Η δομή των αρχείων με τα δεδομένα αποθηκεύεται στον κατάλογο του DBMS, ξεχωριστά από τα προγράμματα προσπέλασης των δεδομένων. Επίσης οι πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων είναι ανεξάρτητες από την υλοποίησή τους. Έτσι μπορούμε εύκολα να προσθέτουμε νέα πεδία στα δεδομένα μας χωρίς να χρειάζεται να επανεγγράφουμε τον κώδικα της εφαρμογής που χρησιμοποιεί τα δεδομένα.

- Υποστήριξη πολλαπλών Όψεων των δεδομένων. Κάθε χρήστης μπορεί να απαιτεί μια διαφορετική προοπτική ή όψη της βάσης δεδομένων, επιλέγοντας το υποσύνολο των δεδομένων που τον ενδιαφέρει. Η όψη μπορεί να περιλαμβάνει και εικονικά δεδομένα που παράγονται από αρχεία της βάσης αλλά δεν αποθηκεύονται σε αυτήν.

- Διαμοιρασμός των δεδομένων μεταξύ πολλαπλών δοσοληψιών. Τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων περιλαμβάνουν λογισμικό που εξασφαλίζει ότι ταυτόχρονες δοσοληψίες χρηστών με τα δεδομένα εκτελούνται σωστά, δίχως παρεμβολές.

Η προσέγγιση της χρήσης βάσεων δεδομένων προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συστήματα επεξεργασίας αρχείων:

- Ελάττωση του χρόνου ανάπτυξης των εφαρμογών

- Ευελιξία στην επέκταση των δεδομένων

- Έλεγχος των πλεονασμών στα δεδομένα

- Επιβολή περιορισμών ορθότητας στα εισαγόμενα δεδομένα

- Περιορισμός της μη εξουσιοδοτημένης προσπέλασης στα δεδομένα

- Παροχή πολλαπλών διεπαφών χρηστών

- Παροχή μηχανισμών τήρησης εφεδρικών αντιγράφων και ανάκαμψης (backup and recovery)

Παρά τα παραπάνω πλεονεκτήματα υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση ενός DBMS μπορεί να επιφέρει άσκοπο επιπλέον κόστος χρήσης. Αν τα δεδομένα είναι απλά και καλά ορισμένα και δεν αναμένεται να αλλάξουν και επίσης, δεν απαιτείται η προσπέλαση πολλών χρηστών στα δεδομένα, τότε η ανάπτυξη ενός προγράμματος επεξεργασίας αρχείου που περιέχει τα δεδομένα αποτελεί μια απλούστερη και οικονομικότερη λύση.

Στην εφαρμογή μας, την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, τα αποθηκευόμενα στη βάση δεδομένα, αφορούν τις πληροφορίες για τα διδασκόμενα μαθήματα, τις λεπτομέρειες για τα αρχεία που μπορούν να ανακτήσουν οι φοιτητές, τα στατιστικά επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου, δεδομένα για την πιστοποίηση των συνδεδεμένων χρηστών μέχρι και τις ρυθμίσεις για την εμφάνιση των ιστοσελίδων. Τα αποθηκευόμενα δεδομένα λοιπόν είναι πολλά και διαφορετικής φύσης και η χρήση ενός DBMS  είναι η ενδεδειγμένη, προκειμένου τα δεδομένα να οργανωθούν σε πίνακες και να γίνει πιο εύκολα και ελεγχόμενα η αποθήκευση και η εξαγωγή των δεδομένων.

Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, μεταξύ των οποίων τα πιο ευρέως διαδεδομένα είναι τα παρακάτω:

- Oracle

- MS SQL Server

- IBM DB2

- dBASE

- MySQL Server

- PostgreSQL

Από τα παραπάνω συστήματα, τα τέσσερα πρώτα είναι εμπορικά ενώ τα δύο τελευταία δίνονται δωρεάν με την άδεια χρήσης Ανοικτού Λογισμικού (Open Source).

H εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του δικτυακού τόπου υποστηρίζει τη χρήση των ακόλουθων DBMS: MySQL, mysql4, postgreSQL, mssql, Oracle, MSAccess, DB2 και mssql-odbc. Τελικά χρησιμοποιήθηκε ο MySQL Server τον οποίο παρουσιάζουμε στο επόμενο κεφάλαιο, μαζί με τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή του.

## 4.3 MySQL Server

### 4.3.1Γενικά

Ο MySQL Server είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων SQL ανοιχτού κώδικα (Open Source), το οποίο παρέχεται δωρεάν από την εταιρεία MySQL AB (http://www.mysql.com), υπό την άδεια χρήσης GPL (GNU General Public License, http://www.fsf.org/licenses).

Mε τον όρο Ανοικτού Κώδικα περιγράφεται το λογισμικό του οποίου κώδικας διατίθεται ελεύθερα με αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί να επέμβει και να τον διορθώσει ή απλά να τον επεκτείνει (για ένα λεπτομερέστερο ορισμό βλ

http://www.opensource.org/docs/definition.php

Μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Relational Database) παριστάνει τα δεδομένα ως μια συλλογή από πίνακες, όπου κάθε πίνακας μπορεί να αποθηκευτεί ως ξεχωριστό αρχείο. Το μοντέλο αυτό προσφέρει ταχύτητα και αξιοπιστία και είναι το πιο σύνηθες στις σύγχρονες βάσεις δεδομένων.

Το ακρωνύμιο SQL προέρχεται από το Structured Query Language, η οποία είναι η πιο διαδεδομένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Περισσότερα για την SQL θα πούμε σε επόμενη υποενότητα.

### 4.3.2 Κύρια Χαρακτηριστικά

Ο ΜySQL Server αν και παρέχεται δωρεάν διαθέτει πολλά από τα χαρακτηριστικά των ακριβών, εμπορικών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Ακολουθεί λίστα με τα κύρια χαρακτηριστικά του MySQL Server:

- Ο κώδικας είναι γραμμένος σε C και C++ και έχει δοκιμαστεί με πολλούς διαφορετικούς μεταγλωττιστές.

- Δουλεύει σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες (Linux 2.0+, FreeBSD, HP-UX, Mac OS X, Novell Netware, OS/2, Solaris 2.5+, MS Windows, κ.α.)

- Διατίθονται προγραμματιστικές διεπαφές (APIs) για πολλές γλώσσες προγραμματισμού (C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tcl, κ.α).

- Υποστηρίζει πλήρως τη λειτουργία πολλαπλών νημάτων (multi-threaded) και μπορεί να χρησιμοποιεί πολλαπλούς επεξεργαστές, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι.

- Χρησιμοποιεί πολύ γρήγορα B-Δέντρα (B-Trees) με δυνατότητα συμπίεσης ευρετηρίου (index compression).

- Διαθέτει πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό σύστημα ανάθεσης μνήμης, χωρίς διαρροές (memory leaks), βασιζόμενο σε threads.

- Υποστηρίζει πλήρως τους τύπους δεδομένων και τις προτάσεις και συναρτήσεις που ορίζει το πρότυπο της ANSI SQL, καθώς και έξτρα τύπους και συναρτήσεις προς διευκόλυνση των χρηστών.

- Διαθέτει ασφαλές και ευέλικτο σύστημα προνομίων και κωδικών. Όλοι οι κωδικοί ασφάλειας μεταφέρονται κρυπτογραφημένοι.

- Μπορεί να χειριστεί πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων. Υπάρχουν παραδείγματα εφαρμογών με εκατομμύρια εγγραφές και χιλιάδες πίνακες. Το μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα είναι 8 εκατομμύρια terabytes (2^63 bytes), μέγεθος αρκετά μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπτό από το σύστημα αρχείων στα συνήθη λειτουργικά συστήματα.

- Επιτρέπονται μέχρι και 64 ευρετήρια ανά πίνακα. Κάθε ευρετήριο μπορεί να αποτελείται από 1 έως 16 στήλες.

- Επιτρέπει τη σύνδεση στους πελάτες (clients) μέσω TCP/IP sockets, από κάθε πλατφόρμα. Οι χρήστες Unix μπορούν επίσης να συνδεθούν με Unix domain sockets, ενώ οι χρήστες Windows μπορούν να συνδεθούν με named pipes.

- Παρέχεται υποστήριξη σε πολλά διαφορετικά σετ χαρακτήρων (character sets), συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών (ISO 8859-7).

Ακολουθούν τρία γραφήματα τα οποία δείχνουν ότι o ΜySQL Server τα καταφέρνει εξίσου καλά στο τομέα της ταχύτητας και της σταθερότητας με τα μεγάλα εμπορικά DBMS.

Εικόνα 4-1. Συγκριτικές αποδόσεις 5 DBMS

(Πηγή: http://www.eweek.com/article2/0,4149,293,00.asp)

Εικόνα 4-2. Σφάλματα κώδικα ανά 1000 γραμμές κώδικα (KLOC)

(Πηγή: Reasoning “Defect Metrics Report for MySQL, ver 4.0.16, http://www.reasoning.com/downloads/mysql_inspection.html)

Περισσότερα συγκριτικά τεστ και αναφορές για την απόδοση του ΜySQL server μπορεί να αναζητήσει κανείς και στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

http://wiki.astrogrid.org/bin/view/Astrogrid/DbmsEvaluations

http://dev.mysql.com/tech-resources/features.html

## 4.4 SQL – Structured Query Language

### 4.4.1 Γενικά

Οι εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων (Database Servers), όπως ο MySQL, αποτελούν αρκετά πολύπλοκο λογισμικό. Όμως, το σημαντικό κομμάτι για μια δικτυακή εφαρμογή που χρησιμοποιεί βάς/η δεδομένων, είναι η διεπαφή (interface) που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στη βάση. Η διεπαφή αυτή είναι προσβάσιμη μέσω της γλώσσας SQL.

H SQL (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιείται για τον ορισμό αλλά και για το χειρισμό των δεδομένων σε βάσεις που χρησιμοποιούν το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων.  Επίσης περιλαμβάνει εντολές για τον προσδιορισμό της ασφάλειας και των δικαιοδοσιών, για τον έλεγχο των δοσοληψιών καθώς και κανόνες για την εμφύτευση εντολών SQL σε μια γλώσσα προγραμματισμού, όπως η C ή η PHP.

Η SQL αποτελεί σήμερα τη γλώσσα – πρότυπο για τα σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ίσως είναι ένας από τους λόγους που τα σχεσιακά συστήματα επικράτησαν έναντι άλλων μοντέλων. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται συνοπτικά η ιστορία της SQL

| Έτος | Όνομα | Σχόλια |
| --- | --- | --- |
| 1986 | SQL-86 | Πρωτοδημοσιεύθηκε από τον ANSI. Από τον ISO το 1987 |
| 1989 | SQL-89 | Αναθεωρημένη έκδοση |
| 1992 | SQL-92 (ή SQL2) | Μεγάλη αναθεώρηση |
| 1999 | SQL: 1999 (ή SQL3) | Προσθήκη regular expressions, αναδρομικών queries, triggers, μη-βαθμωτών τύπών δεδομένων και αντικειμενοστραφών χαρακτηριστικών |
| 2003 | SQL: 2003 | Εισαγωγή XML χαρακτηριστικών, window functions. |

Πίνακας εκδόσεων της SQL

Η έκδοση SQL-92 είναι αυτή που υποστηρίζεται πιο ευρέως από τα πιο δημοφιλή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Πολλά συστήματα εφαρμόζουν μόνο ένα υποσύνολο από τα χαρακτηριστικά των πιο πρόσφατων στάνταρ SQL:1999 και SQL:2003. Ο MySQL Server υποστηρίζει το στάνταρ SQL-92 και έχει ορισμένες αποκλειστικές προεκτάσεις.

### 4.4.2 Βασικές Εντολές

Σκοπός μας εδώ είναι να παρουσιάσουμε τις βασικές μόνο εντολές της SQL που χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία και χρήση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων.

- Η εντολή CREATE χρησιμοποιείται για την δημιουργία μιας βάσης ή ενός πίνακα (table) που ανήκει στη βάση δεδομένων.

- Η εντολή DROP χρησιμοποιείται για τη διαγραφή ενός πίνακα από τη βάση.

- Η εντολή INSERT χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας ή περισσότερων γραμμών (rows) σε ένα πίνακα

- Η εντολή UPDATE χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των δεδομένων σε ένα σύνολο γραμμών ενός πίνακα

- Η εντολή DELETE χρησιμοποιείται για τη διαγραφή γραμμών από ένα πίνακα

- Η εντολή SELECT χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επερωτήσεων στη βάση δεδομένων. Επιστρέφει γραμμές από ένα ή περισσότερους πίνακες, οι οποίες πληρούν δοσμένα κριτήρια. Είναι η εντολή που χρησιμοποιείται πιο συχνά

- Η εντολή GRANT χρησιμοποιείται για την εξουσιοδότηση ενός χρήστη να εκτελεί πράξεις σε μια βάση δεδομένων

- Η εντολή REVOKE χρησιμοποιείται αντίθετα για αν περιορίσει τις πράξεις που μπορεί να εκτελέσει ένας χρήστης.

Στο επόμενο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζεται η γλώσσα προγραμματισμού PHP, θα δείξουμε πως ενσωματώνονται οι εντολές της SQL στον κώδικα της PHP, προκειμένου να δημιουργηθούν επερωτήσεις στη βάση και να ανακτηθούν τα αποτελέσματα αυτών.

Επίσης στο κεφάλαιο 7 -Υλοποίηση παρουσιάζεται το σχήμα της βάσης που δημιουργήθηκε για την εφαρμογή μας, ενώ στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει τη διπλωματική υπάρχει το αρχείο που περιέχει τις εντολές SQL για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων και την εισαγωγή των πρώτων δεδομένων σε αυτή.

Περισσότερες  λεπτομέρειες για την γλώσσα SQL μπορεί να αναζητήσει κανείς στη βιβλιογραφία ([ElNa01])

# 5

# Δικτυακός Προγραμματισμός με την PHP

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τη γλώσσα PHP και ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της που την καθιστούν ως την πλέον δημοφιλή γλώσσα για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών. Επίσης παρουσιάζουμε πως μπορούμε να ενσωματώσουμε κώδικα της PHP μέσα σε κώδικα HTML και τα βασικά βήματα για την επικοινωνία της PHP με τον MySQL server.

## 5.1 Βασικά Χαρακτηριστικά

Η ΡΗΡ, ακρωνύμιο του όρου PHP Hypertext Preprocessor, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τη συγγραφή κομματιών κώδικα (scripts) που τρέχουν στο web server και όπως θα δείξουμε παρακάτω αποτελεί άριστο εργαλείο για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων.

Η PHP πρωτοπαρουσιάστηκε το 1994 και από τότε έχει υποστεί πάρα πολλές αλλαγές μέχρι την έκδοση ΡΗΡ 4 η οποία είναι και η πιο δημοφιλής και είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής.

Στην αγορά υπάρχουν πολλές άλλες γλώσσες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών, μεταξύ των οποίων: η ΑSP (Active Server Pages), η JSP (Java Server Pages), η Perl, η Python, η ColdFusion, κ.α. Όμως η ΡΗΡ διαθέτει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που την καθιστούν την πιο δημοφιλή επιλογή. Τα βασικότερα εξ αυτών είναι τα παρακάτω:

- Είναι γλώσσα ανοιχτού κώδικα (Open Source). Αυτό σημαίνει ότι διατίθεται δωρεάν, (με την άδεια χρήσης: http://www.php.net/license/3_0.txt) αλλά και ότι υποστηρίζεται από μια διεθνής κοινότητα προγραμματιστών, η οποία συμβάλλει στη γρήγορη ανάπτυξη και βελτίωση σφαλμάτων του πυρήνα της γλώσσας.

- Έχει πολύ καλές επιδόσεις, κυρίως σε μικρής και μεσαίας  κλίμακας εφαρμογές, χωρίς να απαιτεί ακριβό εξοπλισμό. Διάφορα συγκριτικά τεστ στο διαδίκτυο αποδεικνύουν την υπεροχή της ΡΗΡ έναντι του ανταγωνισμού:

http://www.devparadise.com/technoweb/sys/bench/

http://www.zend.com

- Είναι πολύ εύκολη στην κατανόηση (η σύνταξη μοιάζει πολύ με της C και της Perl) και αρκετά γρήγορη στη ανάπτυξη του κώδικα, μειώνοντας κατά πολύ το χρόνο ανάπτυξης μιας εφαρμογής σε σχέση με πιο πολύπλοκες γλώσσες. Επίσης, υπάρχουν πολλές ενσωματωμένες συναρτήσεις οι οποίες παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες, όπως διαχείριση αρχείων, αποστολή email, δημιουργία εγγράφων PDF, διαχείριση cookies κ.α.

- Μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μετατροπές σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες (Linux, FreeBSD, Solaris, MS Windows). Η PHP υποστηρίζει τους Apache, MS IIS, Netscape και iPlanet servers και πολλούς άλλους web servers. Επίσης διαθέτει συνδέσεις για πολλά συστήματα βάσεων δεδομένων μεταξύ των οποίων: ΜySQL, PostgreSQL, Oracle, Informix, Sybase, κ.α. O συνδυασμός Αpache- PHP - MySQL είναι αυτός που χρησιμοποιείται ευρέως σε δικτυακές εφαρμογές μικρής και μέσης κλίμακας και θεωρείται ως ο πλέον σταθερός και αποδοτικός.

- Ένα PHP script μπορεί να ενσωματωθεί πολύ απλά σε ένα έγγραφο HTML. Όταν αυτό το έγγραφο ζητηθεί, η μηχανή μετάφρασης PHP στον web server εκτελεί το script και το παραγόμενο αποτέλεσμα στέλνεται στον web browser, ο οποίος δεν μπορεί να δει το αρχικό script. Αυτό σημαίνει ότι η PHP είναι ανεξάρτητη από το web browser που χρησιμοποιείται στο στρώμα πελάτη (client tier).

- Eπειδή η γλώσσα έχει γίνει τόσο δημοφιλής κυκλοφορούν ευρέως πολλά κομμάτια κώδικα ακόμα και προγραμματιστικά πακέτα, γραμμένα σε PHP, τα οποία διατίθενται ελεύθερα και κάνουν ακόμη πιο γρήγορη την ανάπτυξη μιας δικτυακής εφαρμογής. Μια τέτοια κοινή αποθήκη είναι η PEAR (http://pear.php.net)

Οι παραπάνω λόγοι εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η PHP θεωρείται ως η ενδεδειγμένη γλώσσα για την ανάπτυξη μιας δικτυακής εφαρμογής σαν τη δική μας.

Μια ένδειξη για την έκρηξη της δημοτικότητας αποτελεί η έρευνα της εταιρείας Netcraft (http://www.netcraft.com/survey/) η οποία δείχνει ότι η PHP χρησιμοποιείται από 18.500.000 περίπου domain στο Internet. Στο site: http://www.tiobe.com/tiobe_index,  η ΡΗΡ αναφέρεται ως η γλώσσας της χρονιάς για το 2004 με κριτήριο το αυξανόμενο ενδιαφέρον των προγραμματιστών.

Πρόσφατα έγινε διαθέσιμη η τελευταία έκδοση, ΡΗΡ 5, η οποία υποστηρίζει περισσότερα αντικειμενοστραφή χαρακτηριστικά, ΧΜL, διαχείριση σφαλμάτων και άλλα χαρακτηριστικά που την φέρνουν πιο κοντά σε πιο ολοκληρωμένες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Java και η C++.  (βλ. http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2003/10/15/php_scalability.html)

## 5.2 Ένα εισαγωγικό παράδειγμα

Παραθέτουμε ένα μικρό παράδειγμα για να δείξουμε πώς ενσωματώνεται η ΡΗΡ σε ένα αρχείο HTML:

<html> <head> <title>Example</title> </head> <body> <?php $output="Hello World"; echo $output; ?> </body> </html>

To παράδειγμα αυτό δείχνει τη διαφορά της PHP από άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως η Perl ή η C. Αντί να γράφεται ένα πρόγραμμα με πολλές εντολές για να παράγει HTML, γράφεται ένα HTML script με ενσωματωμένο κώδικα ΡΗΡ για να κάνει κάτι- στο παραπάνω παράδειγμα να εμφανίσει κάποιο κείμενο. Ο κώδικας PHP περικλείεται από τις ειδικές ετικέτες αρχής και τέλους (<?php και ?>), οι οποίες  επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά μέσα και έξω από τη «λειτουργία PHP». Αφού η μηχανή μετάφρασης της PHP στον web server εκτελέσει το script, στον web browser στέλνεται  τελικά ο παρακάτω ΗΤΜL κώδικας:

<html>

<head>

<title>Example </title>

</head>

<body>

Hello World

</body>

</html>

Βλέπουμε ότι το κομμάτι με το PHP script έχει αντικατασταθεί με το παραγόμενο αποτέλεσμά του (εδώ, την εμφάνιση ενός μηνύματος) με αποτέλεσμα να κρύβεται από τον τελικό χρήστη ο κώδικας που βρίσκεται πίσω από την εμφάνιση της ιστοσελίδας. Για αυτό και η PHP ονομάζεται server-side γλώσσα προγραμματισμού, επειδή τρέχει στο server σε αντίθεση από την Javascript, για παράδειγμα, η οποία τρέχει στην πλευρά του χρήστη (client-side).

Μια άλλη παρατήρηση από το παραπάνω παράδειγμα είναι ότι η PHP δεν απαιτεί τον ορισμό των μεταβλητών πριν αυτές χρησιμοποιηθούν. Εδώ η μεταβλητή $output ορίζεται κατά τη μετάφραση ως μεταβλητή τύπου string, επειδή αρχικοποιήθηκε με το string «Hello World». Αυτό το χαρακτηριστικό οδηγεί στην πιο εύκολη και γρήγορη συγγραφή κώδικα, με το μειονέκτημα ότι πρέπει ο προγραμματιστής να είναι προσεκτικός στην τιμή και τον τύπο που παίρνουν οι μεταβλητές που χρησιμοποιεί.

## 5.3 Επικοινωνία της PHP με βάσεις δεδομένων

Όπως ειπώθηκε ήδη, η PHP θεωρείται ιδανική γλώσσα για τη συγγραφή δυναμικών εφαρμογών που επικοινωνούν με βάσεις δεδομένων, αφού διαθέτει ενσωματωμένες συναρτήσεις που επικοινωνούν με πλήθος εμπορικών συστημάτων βάσεων δεδομένων. Επίσης υπάρχει μια αφαιρετική επέκταση DBX βάσεων δεδομένων (DBX database abstraction extension) που επιτρέπει να χρησιμοποιείται διάφανα οποιαδήποτε βάση δεδομένων υποστηρίζεται από αυτή την επέκταση. Επιπλέον η PHP υποστηρίζει το ODBC, το Open Database Connection standard (Ανοιχτό πρότυπο Σύνδεσης Βάσεων δεδομένων) κι  έτσι μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων που υποστηρίζει αυτό το παγκόσμιο πρότυπο.

Εδώ παρουσιάζουμε συνοπτικά, με τη βοήθεια ενός παραδείγματος, τις συναρτήσεις της PHP που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με μια βάση δεδομένων στη MySQL, τη δημιουργία επερωτήσεων και την ανάκτηση των αποτελεσμάτων για περαιτέρω επεξεργασία τους από την εφαρμογή.

Έστω το ακόλουθο κομμάτι κώδικα:

<?php

//Δημιουργία σύνδεσης προς τoν MySQL Server

$connection = mysql_connect("localhost","username","passwd");

//Εμφάνιση κωδικού σφάλματος σε περίπτωση αποτυχημένης σύνδεσης

if (!$connection) {

die('Could not connect: ' . mysql_error());

}

//Επιλογή μιας βάσης δεδομένων

mysql_select_db("mydb", $connection);

// Δημιουργία μιας επερώτησης (query) προς τη βάση

$result = mysql_query ("SELECT * FROM mytable", $connection);

// Επιστροφή των αποτελεσμάτων του query

while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM))

{

//  επεξεργασία των αποτελεσμάτων

}

//Kλείσιμο της σύνδεσης με τον Server

mysql_close ($connection);

?>

- Η συνάρτηση mysql_connect() χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον MySQL Server και δέχεται 3 παραμέτρους: το hostname ή την IP διεύθυνση του server, το όνομα του χρήστη που έχει πρόσβαση στον server και τον κωδικό ασφαλείας του. Η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση χρησιμοποιείται σαν παράμετρος στις μετέπειτα συναρτήσεις που καλούνται προς τον MySQL Server.

- Η συνάρτηση mysql_error() επιστρέφει το μήνυμα λάθους σε περίπτωση αποτυχίας της προηγούμενης πράξης που έγινε προς τον MySQL Server.

- Η συνάρτηση mysql_select_db() επιλέγει μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων η οποία έχει ήδη δημιουργηθεί στον MySQL Server. Οι παράμετροι που δίνονται είναι το όνομα της βάσης και η τιμή που επιστράφηκε από την mysql_connect().

- Η συνάρτηση mysql_query() χρησιμοποιείται για την αποστολή μιας επερώτησης (query) στη βάση δεδομένων που ορίζει η δεύτερη παράμετρος ($connection). H πρώτη παράμετρος είναι το query που θέλουμε να εκτελεστεί. Η σύνταξη της επερώτησης SQL είναι ακριβώς όμοια με τη σύνταξη που χρησιμοποιείται κατά τη δημιουργία ενός query από το command line interface του MySQL Server.

- Η συνάρτηση mysql_fetch_array() επιτρέπει την ανάκτηση των εγγραφών (rows) που επέστρεψε προηγούμενο query προς τη βάση.

- Επίσης αν δεν μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα που επιστράφηκαν, αλλά το πόσες εγγραφές επηρεάστηκαν από την επερώτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση mysql_affected_rows().

- Tέλος η συνάρτηση mysql_close() μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κλείσει την σύνδεση που ορίζει η παράμετρος $connection, αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο αφού όλες οι συνδέσεις προς την βάση δεδομένων κλείνουν αυτόματα με το τέλος του script.

## 5.4 Εγκατάσταση της PHP

Η τελευταία έκδοση της PHP, σε μορφή κώδικα για εγκατάσταση σε Linux και μεταγλωττισμένη για εγκατάσταση σε Windows, μπορεί να ανακτηθεί από τον δικτυακό τόπο της PHP:

http://www.php.net/downloads.php.

Επίσης, στη διεύθυνση:  http://www.php.net/download-docs.php βρίσκεται η τεκμηρίωση της PHP, η οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για την εγκατάσταση της PHP σε διάφορα λειτουργικά και εξυπηρετητές δικτύου.

Στον server μας εγκαταστάθηκε η έκδοση 4.3.9 της PHP, με υποστήριξη για τον Apache2 και τον MySQL server.  Στο Παράρτημα A  παραθέτουμε τα αποτελέσματα της συνάρτησης phpinfo() η οποία εμφανίζει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν το περιβάλλον της εγκατάστασης την PHP στον server μας.

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση της PHP, μπορούμε να ρυθμίσουμε διάφορες παραμέτρους της που αφορούν την ασφάλεια ή την επίδοση του συστήματος, στο αρχείο κειμένου ‘php.ini’. Στο κεφάλαιο 8, όπου μελετάμε το θέμα της ασφάλειας αναφερόμαστε στην αλλαγή τριών μεταβλητών που πρέπει να γίνουν για να είναι η εφαρμογή μας πιο ασφαλής.

Τέλος. για να ορίσουμε στον Αpache web server πως να εκτελεί PHP scripts αρκεί να προσθέσουμε την παρακάτω γραμμή στο αρχείο ρυθμίσεων του Apache ‘httpd.conf’, στο σημείο όπου δηλώνονται τα πρόσθετα modules που επιθυμούμε να φορτώνονται:

LoadModule php4_module libexec/libphp4.so

# 6

# Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου-

# PHP-Nuke

Στο κεφάλαιο αυτό, αφού ορίσουμε τι είναι τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, παρουσιάζουμε ένα εξ αυτών, το PHP-Nuke, για το οποίο αναφέρουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στη χρησιμοποίησή του και παρουσιάζουμε τα βασικά του τμήματα, έτσι όπως τα βλέπει ένας χρήστης.

## 6.1 Ορισμός – Βασικά Χαρακτηριστικά

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System -  CMS) ονομάζεται ένα προγραμματιστικό πακέτο εργαλείων, τα οποία επιτρέπουν τη διαχείριση –από την παραγωγή μέχρι και την παρουσίαση- του ψηφιακού περιεχομένου που διαθέτει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων σε μορφή κειμένου ή multimedia και αυτό συνήθως ζητείται να παρουσιαστεί στο διαδίκτυο ή σε εσωτερικό δίκτυο (intranet) με ένα καλαίσθητο, οργανωμένο και απλό στη διαχείριση τρόπο.

Ένα CMS αποτελείται λοιπόν από μια βάση δεδομένων και από ένα πλήθος από εργαλεία που επιτρέπουν την παραγωγή και οργάνωση του περιεχομένου με βάση πρότυπα (templates) που ορίζουν το τρόπο παρουσίασης. Συνήθως οι εργασίες αυτές γίνονται μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI- Graphical User Interface) το οποίο διευκολύνει την όλη διαδικασία.

Η ανάγκη για τη χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου προέκυψε με την εκρηκτική αύξηση του όγκου ψηφιακού υλικού που άρχισε να συσσωρεύεται στα αρχεία εταιρειών και οργανισμών και της αυξανόμενης χρήσης του Internet κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, οπότε και δημιουργήθηκε η ανάγκη για site με δυναμικά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο, αντί για στατικές σελίδες HTML.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση ενός CMS. Το κυριότερο είναι ότι επιτρέπει το διαχωρισμό της παραγωγής του περιεχόμενου από τη παρουσίασή του (βλ. Εικόνα 6-1). Η ομάδα που παράγει νέο υλικό δεν εξαρτάται πλέον από την ομάδα που διαχειρίζεται το εταιρικό site. Η δημιουργία περιεχομένου με βάση κάποιο επιθυμητό πρότυπο γίνεται ευκολότερα και έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητα.

Εικόνα 6-1. Διαχωρισμός Δημιουργίας, Διαχείρισης κ Παρουσίασης Περιεχομένου

Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, όπως τα: Documentum 5, FileNET-P8, Hummingbird, Microsoft Content Management System κ.α (μια πιο πλήρης λίστα:

http://directory.google.com/Top/Computers/Software/Internet/Site_Management/Content_Management

Τα συστήματα αυτά έχουν μεγάλο κόστος (χιλιάδες ευρώ) και απευθύνονται σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες μπορούν να αποσβέσουν το κόστος απόκτησης τους. Αλλά υπάρχουν και πολλά CMS τα οποία δίνονται δωρεάν με την άδεια χρήσης ανοικτού λογισμικού, που αναφέραμε και στα προηγούμενα κεφάλαια. Αυτά δεν απευθύνονται σε εταιρείες με σύνθετες απαιτήσεις αρχειοθέτησης και παρουσίασης ψηφιακού περιεχομένου, αλλά αποτελούν άριστη επιλογή για κοινωφελείς οργανισμούς και ιδρύματα που δεν μπορούν να διαθέσουν το απαραίτητο κεφάλαιο για την απόκτηση ενός εμπορικού CMS, αλλά ζητούν ένα αποτελεσματικό τρόπο για την διαχείριση του δικού τους ψηφιακού υλικού.  Τα CMS ανοικτού λογισμικού βασίζονται σε άλλες τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού, όπως η γλώσσα PHP και o MySQL server.

Ο αριθμός των CMS ανοικτού λογισμικού είναι επίσης πολύ μεγάλος (βλ Παράρτημα B) και μάλιστα συνεχώς παρουσιάζονται νέα πακέτα, καθώς η χρήση τους ολοένα και διευρύνεται. Εμείς χρησιμοποιήσαμε το PHP–Nuke, έκδοση 7.5, το οποίο παρουσιάζουμε αμέσως παρακάτω.

## 6.2 Παρουσίαση PHP- Nuke

6.2.1 Γενικά

Το PHP-Nuke, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Web το οποίο διανέμεται δωρεάν με την άδεια χρήσης GNU. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πληροφοριακής διαδικτυακής πύλης (informational portal) και πιο συγκεκριμένα, διανέμεται με τα παρακάτω βασικά τμήματα (modules):

- News, για την παραγωγή και προβολή Νέων – Ανακοινώσεων

- Forums, για τη δημιουργία φόρουμ ανταλλαγής απόψεων χρηστών

- Downloads, για ανακτήσεις αρχείων αλλά και αποστολή αρχείων προς το server

- Content, για τη δημιουργία του κατεξοχήν περιεχομένου-κειμένου

- Reviews, για την υποστήριξη σχολιασμών-κριτικής στα άρθρα που δημοσιεύονται

- Surveys, για τη δημιουργία δημοσκοπήσεων-ψηφοφοριών

- Search, για την αναζήτηση λέξεων στα περιεχόμενα του portal

- Statistics, για τη συγκέντρωση και προβολή στατιστικών δεδομένων

- Encyclopedia, για τη δημιουργία λεξικού – εγκυκλοπαίδειας

- Web Links (για την προβολή σχετικών web links, σε κατηγορίες)

- ΑvantGo (για την προβολή σελίδων από τα Νέα σε Palmtops)

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί και μεγάλο πλήθος από modules τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν και να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του PHP-Nuke. Επίσης, καθώς ο κώδικας είναι ανοικτός ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει τα παραπάνω modules ή να γράψει τα δικά του. Σε επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε πιο αναλυτικά τα modules που χρησιμοποιήσαμε (βλ. 6.2.3)

Το PHP-Nuke είναι γραμμένο στη γλώσσα PHP και μπορεί να συνδεθεί με τις εξής Βάσεις Δεδομένων: MySQL, mSQL, PostgreSQL, ODBC_Adabas, Sybase ή Interbase. Εμείς όπως ήδη αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο χρησιμοποιήσαμε το MySQL Server. H εγκατάσταση έγινε σε έναν Apache Web Server.

Η ανάπτυξη του προγράμματος έχει γίνει με βάση τις οδηγίες του οργανισμού W3C και οι παραγόμενες HTML σελίδες είναι επικυρωμένα συμβατές με τα πρότυπα που ορίζει ο W3C (http://www.w3c.org).

To PHP-Nuke πρωτοπαρουσιάστηκε το 1998 από τον συγγραφέα του Franzisco Burzi, ο οποίος για την ανάπτυξή του κώδικα βασίστηκε σε ένα άλλο open-source CMS γραμμένο σε ΡΗΡ, το Τhatware. Η τελευταία έκδοση σήμερα είναι η 7.6, αλλά δωρεάν διανέμεται η αμέσως προηγούμενη έκδοση (7.5), την οπoία και χρησιμοποιήσαμε.

Το PHP-Nuke είναι ήδη αρκετά δημοφιλές  και αυτό φαίνεται από την ύπαρξη πολλών δικτυακών κοινοτήτων που υποστηρίζουν τη χρήση του παρέχοντας πληροφορίες και κομμάτια κώδικα τα οποία βελτιώνουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του. Ορισμένες από αυτές τις κοινότητες βρίσκονται στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

- http://www.nukedownloads.com/

- http://www.nukeresources.com/

- http://www.nukesecurity.com/

- http://www.nukeforums.com/

- http://www.nukeunited.com/

- http://www.nukescripts.net/

- http://www.nukeskins.com/

- http://www.nukeaddn.com/

- http://www.nukecops.com/

- http://www.phpnuke.org/

- http://www.phpnuke.gr/

### 6.2.2 Γιατί επιλέχθηκε το PHP-Nuke. Μειονεκτήματα

Όπως αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν πολλά πακέτα για τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο, τα οποία δίνονται επίσης δωρεάν, με την άδεια χρήσης ανοικτού λογισμικού. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του PHP-Nuke παρατίθονται παρακάτω:

- Είναι γραμμένο στη γλώσσα PHP και μπορεί να συνδεθεί με βάση MySQL. Και οι δύο αυτές τεχνολογίες έχουν επιλεχθεί ως οι βέλτιστες για μια δικτυακή εφαρμογή, για λόγους που εξηγήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.

- Ο κώδικας όλου του προγράμματος είναι αρκετά ευανάγνωστος, με αποτέλεσμα να γίνουν πιο εύκολα οι απαιτούμενες προσθήκες και μετατροπές στον κώδικα.

- Το PHP-Nuke έχει κυκλοφορήσει εδώ και αρκετά χρόνια και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο σταθερότητας. Σε άλλα, νεότερα, πακέτα CMS οι διαφορές από έκδοση σε έκδοση είναι συνήθως μεγάλες και μη συμβατές μεταξύ τους.

- Είναι αρκετά δημοφιλές καθώς χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετά portals στο διαδίκτυο και υπάρχουν πολλές κοινότητες οι οποίες συντελούν στη διαρκή βελτίωση του και στην υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων.

- Υπάρχει ήδη τεκμηρίωση που δίνεται μαζί με τον κώδικα (http://www.phpnuke.org/modules.php?name=PHP-Nuke_HOWTO). Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς, σε συνδυασμό με τον προηγούμενο παράγοντα, επιτρέπει την ευκολότερη διαχείριση του συστήματος από τους μετέπειτα υπεύθυνους για τη διατήρηση του portal.

- Υποστήριξη ελληνικών, αγγλικών και άλλων 30 γλωσσών. Αν και κατά την αρχική εγκατάσταση η υποστήριξη των ελληνικών δεν είναι πλήρης, είναι πολύ εύκολη η προσθήκη νέων όρων καθώς η μετάφραση σε διαφορετικές γλώσσες γίνεται με τη χρήση αρχείων κειμένου, που βρίσκονται ανεξάρτητα από τον κώδικα του προγράμματος.

- Υποστήριξη πολλών διαφορετικών θεμάτων (themes) τα οποία αλλάζουν τον τρόπο εμφάνισης του περιεχομένου και  ακόμα περισσότερα θέματα μπορεί να βρει κανείς διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Επίσης είναι εύκολη η μετατροπή τους προκειμένου να «προσωποποιηθεί» ακόμα περαιτέρω η εμφάνιση του site.

- Το γραφικό περιβάλλον του χρήστη και του διαχειριστή είναι ιδιαίτερα κατανοητό και απλό στη χρήση – περιήγηση.

Βέβαια, τα παραπάνω απέχουν πολύ από τον χαρακτηρίσουν το PHP-Nuke ως ένα ιδανικό πρόγραμμα διαχείρισης περιεχομένου. Τα κυριότερα μειονεκτήματα που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι τα εξής:

- Ο τομέας της ασφάλειας είναι μάλλον ευάλωτος και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να γίνει το σύστημα πιο ασφαλές. Σίγουρα προτείνεται η εγκατάσταση των διορθώσεων που ανακοινώνονται κατά καιρούς από την κοινότητα του PHP-Nuke. Περισσότερα για το θέμα της ασφάλειας θα αναπτύξουμε στο κεφάλαιο 8 και υπάρχουν αρκετά σχόλια στον κώδικα του παραδοτέου προγράμματος

- Ο κώδικας δεν χρησιμοποιεί το μοντέλο αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (ΟΟP) που γενικά διευκολύνει τη συνοχή και την επεκτασιμότητα του προγράμματος. Επίσης δεν χρησιμοποιείται η τεχνολογία XML, η οποία έχει αρχίσει να γίνεται στάνταρ στα νέα πακέτα CMS, καθώς δημιουργεί ευκολότερη προτυποποίηση.

- Ο κώδικας δεν περιέχει καθόλου σχόλια, αν και όπως είπαμε, είναι αρκετά κατανοητός σε όσους γνωρίζουν τη γλώσσα PHP και τα βασικά στοιχεία της γλώσσας ΗΤΜL. Η έκδοση του προγράμματος που παραδίδουμε για την εφαρμογή είναι πλήρης σχολίων.

### 6.2.3 Παρουσίαση βασικών τμημάτων

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τα βασικά τμήματα (modules) που απαρτίζουν το portal που δημιουργήσαμε, εξηγώντας τη λειτουργικότητά τους από την πλευρά του χρήστη. Ο κώδικας της υλοποίησής τους παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο.

Το PHP-Nuke δίνεται με αρκετά modules προεγκατεστημένα (βλ. 6.2.1). Καθώς δεν ήταν όλα απαραίτητα, απενεργοποιήσαμε αυτά που δεν ήταν στις άμεσες προδιαγραφές του συστήματος και αφήσαμε μόνο τα παρακάτω:

- News

- Content

- Downloads

- Web Links

- Search

- Survey

- Statistics

- Your_Account

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα παραπάνω modules.

#### 6.2.3.1 News

Το module αυτό επιτρέπει την δημιουργία ανακοινώσεων, οι οποίες εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του site για ένα καθοριζόμενο διάστημα. Ο διαχειριστής του site ορίζει το θέμα, τη θεματική ενότητα που ανήκει η ανακοίνωση και για πόσο διάστημα θέλει να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα. Το κείμενο της ανακοίνωσης μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη αν είναι εκτεταμένο: μια περίληψη, η οποία εμφανίζεται στην αρχική σελίδα, και ολόκληρη η ανακοίνωση σε άλλη σελίδα, η οποία δίνεται με link στο χρήστη. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης σχολίων και βαθμολόγησης κάθε ανακοίνωσης από τους χρήστες, καθώς και η δυνατότητα επισύναψης μιας ψηφοφορίας που σχετίζεται με το θέμα που ανακοινώνεται.

Εικόνα 6-2. News module

#### 6.2.3.2 Content

Το module αυτό επιτρέπει τη δημιουργία και την εμφάνιση σελίδων που αφορούν το κυρίως περιεχόμενο του site. Χρησιμοποιήθηκε για την αναλυτική περιγραφή των διδασκόμενων μαθημάτων και την παροχή πληροφοριών που αφορούν τα μαθήματα αυτά. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα οι διαθέσιμες ενότητες περιεχομένου είναι όσες και τα διδασκόμενα μαθήματα, ενώ μπορεί να υπάρχει και περιεχόμενο που δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο μάθημα, το οποίο επίσης παρουσιάζεται στην αρχική σελίδα του module.

Εικόνα 6-3. Content module

Η δημιουργία σελίδων γίνεται πολύ εύκολα από το μενού διαχειριστή (βλ. Εικόνα 6-4). Δίνεται η κατηγορία στην οποία θέλουμε να ανήκει η σελίδα και έπειτα γράφεται ο τίτλος, το κυρίως κείμενο και μια υπογραφή στο τέλος του κειμένου. Το κυρίως κείμενο μπορεί να είναι απλό text ή HTML και υπάρχει η δυνατότητα να χωρίζεται το κείμενο σε υποσέλιδες με την κατάλληλη τοποθέτηση της κεφαλίδας <!-pagebreak>, όπου θέλουμε να γίνει αλλαγή σελίδας. Επίσης από το μενού του διαχειριστή μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία σελίδων ή να επεξεργαστούμε/ διαγράψουμε μια ήδη υπάρχουσα.

Εικόνα 6-4. Content administration

#### 6.2.3.3 Downloads

To module αυτό δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα ανάκτησης (download) οποιουδήποτε αρχείου θέλουμε να γίνει διαθέσιμο στο κοινό. Το αρχείο αυτό μπορεί να βρίσκεται στο δικό μας ή σε απομακρυσμένο server. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης των αρχείων σε κατηγορίες, η βασικότερη από τις οποίες είναι το μάθημα που σχετίζεται με το αρχείο. Οι κύριες κατηγορίες ανακτήσεων καθώς και οι υποκατηγορίες τους απεικονίζονται στην αρχική σελίδα του module. Έπειτα, για κάθε κατηγορία δίνεται ο αριθμός αρχείων που περιέχει και για κάθε αρχείο δίνονται σχετικές πληροφορίες (Περιγραφή, Συγγραφέας, Μέγεθος, Ημερομηνία, Πόσες φορές έχει ανακτηθεί το αρχείο, κ.α). Πολύ σημαντική είναι και η δυνατότητα αναζήτησης λέξεων-κλειδιών για την εύρεση του αρχείου που μας ενδιαφέρει και η προβολή των νεότερων, των πιο δημοφιλών και των καλύτερα βαθμολογημένων αρχείων.

Εικόνα 6-5. Downloads module

Από το μενού του διαχειριστή δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας των κατηγοριών ανακτήσεων και η προσθήκη νέων αρχείών δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στα ζητούμενα πεδία και απαραίτητα τον τίτλο και τη διεύθυνση (URL) όπου βρίσκεται το αρχείο (βλ. Εικόνα 6-6). Για τη μαζική εισαγωγή νέων αρχείων στη βάση χρησιμοποιήσαμε ένα script, το οποίο εξάγει όσες πληροφορίες μπορεί για κάθε αρχείο, χρησιμοποιώντας τα μετα-δεδομένα του, και έπειτα εισάγει τις πληροφορίες αυτές στη βάση δεδομένων και στον πίνακα που χρησιμοποιεί το module αυτό.

Εικόνα 6-6. Downloads administration

#### 6.2.3.4 Web Links

Το module αυτό δίνει τη δυνατότητα οργανωμένης απεικόνισης δικτυακών συνδέσμων (web links), δηλαδή διευθύνσεων στις οποίες μπορούν να παραπεμφθούν οι επισκέπτες του site προκειμένου να βρουν πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Μοιάζει πολύ με το module ‘Downloads’ αφού δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και η προβολή των συνδέσμων σε κατηγορίες, όπως και η προβολή των νέων, των πιο δημοφιλών ή των καλύτερα βαθμολογημένων συνδέσμων.

Εικόνα 6-7. Web Links module

Στο μενού του διαχειριστή έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας / επεξεργασίας των κατηγοριών συνδέσμων και την προσθήκη ενός συνδέσμου δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες στα εμφανιζόμενα πεδία (βλ. Εικόνα 6-8).

Εικόνα 6-8. Web Links administration

#### 6.2.3.5 Search

Το module αυτό αποτελεί την κύρια μηχανή αναζήτησης λέξεων στο site. Η αναζήτηση λέξεων γίνεται στα δημοσιευμένα άρθρα και μπορεί να περιοριστεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, συγγραφέα ή παλαιότητα του άρθρου. Επίσης η αναζήτηση επεκτείνεται στο τομέα των ανακτήσεων και των σχετικών συνδέσμων, όπου δίνονται συνοπτικά ο αριθμός των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν (βλ. Εικόνα 6-9). Τέλος, δίνεται και link για τη δικτυακή μηχανή αναζήτησης της Google, όπου στο url έχει δοθεί ήδη η λέξη κλειδί που ζήτησε ο χρήστης προκειμένου να εμφανιστούν αμέσως τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Εικόνα 6-9. Search module

#### 6.2.3.6 Survey

To module αυτό επιτρέπει τη δημιουργία δημοσκοπήσεων. Στο μενού διαχειριστή ορίζεται ο τίτλος της δημοσκόπησης και οι διαφορετικές επιλογές , μια εκ των οποίων καλείται να ψηφίσει ο χρήστης. Οι επιλογές που μπορούν να οριστούν είναι 12 –το μέγιστο- αλλά αν ποτέ χρειαστεί να οριστούν περισσότερες γίνεται εύκολα προσαρμογή στον κώδικα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να ανακοινωθεί η νέα δημοσκόπηση στην αρχική σελίδα.

Εικόνα 6-10. Survey module

Μια τυπική δημοσκόπηση φαίνεται στην Εικόνα 6-11. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν το σύνολο των ψήφων και τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Επιτρέπεται μία ψήφος ανά χρήστη μέσα σε 24 ώρες.

Εικόνα 6-11. Παράδειγμα Δημοσκόπησης

#### 6.2.3.7 Statistics

Το module αυτό παρέχει βασικές στατιστικές πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του site. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αφορούν το είδος του web browser και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες του site, τον αριθμό των χρηστών, των άρθρων που δημοσιεύθηκαν, κ.α. (βλ. Εικόνα 6-12). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επισκεψιμότητα του site, δηλαδή στο αριθμό των σελίδων που ζητήθηκαν από την αρχή λειτουργίας του site και τον αριθμό σελίδων που ζητείται ανά ώρα, μήνα και έτος. Η προβολή των στατιστικών αυτών πληροφοριών ενεργοποιήθηκε μόνο για το διαχειριστή του site, οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, καθώς αυτό δεν θεωρήθηκε απαραίτητο.

Εικόνα 6-12. Statistics module

### 6.2.4 Η αρχική σελίδα

Η αρχική σελίδα του site περιέχει:

- ένα λογότυπο του εργαστηρίου

- ένα πεδίο για γρήγορη αναζήτηση στο site

- ένα μήνυμα που καλωσορίζει τους επισκέπτες και αναφέρει τα βασικά περιεχόμενα του site

- μια λίστα με τα modules που προαναφέρθηκαν και στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης

- έναν αριθμό από ανακοινώσεις που θέλουμε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα για ορισμένο διάστημα και

- ένα υποσέλιδο όπου αναφέρονται οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία και την εγκατάσταση του site (Αpache, MySQL, PHP, PHP-Nuke)

Παρακάτω φαίνεται μια  απεικόνιση της πρώτης σελίδας του site.

Εικόνα 6-13. Αρχική Σελίδα

# 7

# Υλοποίηση

Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούμαστε με θέματα υλοποιήσης της εφαρμογής. Καταρχάς παρουσιάζουμε το σχήμα της βάσης δεδομένων που εγκαταστήσαμε στον MySQL, η οποία διαφέρει από τη βάση που εγκαθιστά το PHP-Nuke και έπειτα παρουσιάζουμε πως υλοποιείται η ανεξαρτησία της εφαρμογής από το χρησιμοποιούμενο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τον τρόπο που εκτελούνται οι επερωτήσεις από την εφαρμογή. Στη συνέχεια αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του PHP-Nuke και  παρουσιάζονται τα τρία βασικά αρχεία που χρησιμοποιεί για την εμφάνιση όλων των ιστοσελίδων. Έτσι, ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει ευκολότερα τιν κώδικα, ο οποίος δίνεται με αρκετάς σχόλια στον οπτικό δίσκο.

## 7.1 Σχήμα της Βάσης

Όπως έχουμε αναπτύξει σε προηγούμενα κεφάλαια, η ανάγκη για την εμφάνιση δυναμικού (dynamic) περιεχομένου σε ιστοσελίδες, εισήγαγε τη χρησιμοποίηση των βάσεων δεδομένων στις δικτυακές εφαρμογές. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο εύκολη και συμπαγής η διαχείριση και προβολή του περιεχομένου μας.

Όλο το περιεχόμενο που θέλουμε να προβάλλεται στον  δικτυακο τόπο του εργαστηριού αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων που δημιουργήσαμε στον ΜySQL Server. Επίσης, η βάση αυτή χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ρυθμίσεων, καθώς έτσι διευκολύνεται η μετατροπή των παραμέτρων με δυναμικό τρόπο.

Κατά την αρχική εγκατάσταση του PHP-Nuke δημιουργούνται 88 πίνακες στη βάση δεδομένων. Καθότι, αρκετοί από αυτούς αφορούν πληροφορίες για μέρη του προγράμματος που δεν χρησιμοποιούμε (για παράδειγμα: φόρουμ, διαφημίσεις, συνδρομές, κ.α) οι πίνακες αυτοί διαγράφηκαν από τη βάση, με αποτέλεσμα στη βάση μας να υπάρχουν πλέον 42 πίνακες.

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες αυτοί με μια συνοπτική περιγραφή για τη χρήση τους. To υπογραμμισμένο πεδίο είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα.

nuke75_authors: Περιέχει τα ονόματα και άλλες πληροφορίες για τους διαχειριστές  του site μας

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| aid | varchar(20) | Όχι |  |
| name | varchar(50) | Ναι | NULL |
| url | varchar(128) | Όχι |  |
| email | varchar(60) | Όχι |  |
| pwd | varchar(40) | Ναι | NULL |
| counter | int(11) | Όχι | 0 |
| radminsuper | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| admlanguage | varchar(30) | Όχι |  |

nuke75_autonews: Περιέχει τα προγραμματισμένα για το μέλλον άρθρα

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| anid | int(11) | Όχι |  |
| catid | int(11) | Όχι | 0 |
| aid | varchar(30) | Όχι |  |
| title | varchar(80) | Όχι |  |
| time | varchar(19) | Όχι |  |
| hometext | text | Όχι |  |
| bodytext | Text | Όχι |  |
| topic | int(3) | Όχι | 1 |
| informant | varchar(20) | Όχι |  |
| notes | Text | Όχι |  |
| ihome | int(1) | Όχι | 0 |
| alanguage | varchar(30) | Όχι |  |
| acomm | int(1) | Όχι | 0 |
| associated | Text | Όχι |  |

nuke75_banned_ip: Περιέχει τις ip διευθύνσεις από τις οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση στο

site

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int(11) | Όχι |  |
| ip_address | varchar(15) | Όχι |  |
| reason | varchar(100) | Όχι |  |
| date | Date | Όχι | 0000-00-00 |

nuke75_blocks: Κρατά το περιεχόμενο και πληροφορίες για την εμφάνιση των Blocks

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| bid | int(10) | Όχι |  |
| bkey | varchar(15) | Όχι |  |
| title | varchar(60) | Όχι |  |
| content | text | Όχι |  |
| url | varchar(200) | Όχι |  |
| bposition | char(1) | Όχι |  |
| weight | int(10) | Όχι | 1 |
| active | int(1) | Όχι | 1 |
| refresh | int(10) | Όχι | 0 |
| time | varchar(14) | Όχι | 0 |
| blanguage | varchar(30) | Όχι |  |
| blockfile | varchar(255) | Όχι |  |
| view | int(1) | Όχι | 0 |
| expire | varchar(14) | Όχι | 0 |
| action | char(1) | Όχι |  |
| subscription | int(1) | Όχι | 0 |

nuke75_config: Περιέχει σε μια γραμμή, βασικές ρυθμίσεις  του portal

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| sitename | varchar(128) | Όχι |  |
| nukeurl | varchar(128) | Όχι |  |
| site_logo | varchar(128) | Όχι |  |
| slogan | varchar(200) | Όχι |  |
| startdate | varchar(50) | Όχι |  |
| adminmail | varchar(60) | Όχι |  |
| anonpost | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| Default_Theme | varchar(128) | Όχι |  |
| foot1 | text | Όχι |  |
| foot2 | text | Όχι |  |
| foot3 | text | Όχι |  |
| commentlimit | int(9) | Όχι | 4096 |
| anonymous | varchar(255) | Όχι |  |
| minpass | tinyint(1) | Όχι | 5 |
| pollcomm | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| articlecomm | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| broadcast_msg | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| my_headlines | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| top | int(3) | Όχι | 10 |
| storyhome | int(2) | Όχι | 10 |
| user_news | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| oldnum | int(2) | Όχι | 30 |
| ultramode | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| banners | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| backend_title | varchar(255) | Όχι |  |
| backend_language | varchar(10) | Όχι |  |
| language | varchar(100) | Όχι |  |
| locale | varchar(10) | Όχι |  |
| multilingual | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| useflags | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| notify | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| notify_email | varchar(255) | Όχι |  |
| notify_subject | varchar(255) | Όχι |  |
| notify_message | varchar(255) | Όχι |  |
| notify_from | varchar(255) | Όχι |  |
| moderate | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| admingraphic | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| httpref | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| httprefmax | int(5) | Όχι | 1000 |
| CensorMode | tinyint(1) | Όχι | 3 |
| CensorReplace | varchar(10) | Όχι |  |
| copyright | text | Όχι |  |
| Version_Num | varchar(10) | Όχι |  |

nuke75_counter:  Κρατάει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες του site (τύπος web

browser,  λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν)

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| type | varchar(80) | Όχι |  |
| var | varchar(80) | Όχι |  |
| count | int(10) | Όχι | 0 |

nuke75_downloads_categories: Περιέχει όλες τις κατηγορίες ανακτήσεων. Οι κύριες

κατηγορίες έχουν parentid=0.

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| cid | int(11) | Όχι |  |
| title | varchar(50) | Όχι |  |
| cdescription | text | Όχι |  |
| parentid | int(11) | Όχι | 0 |

nuke75_downloads_downloads: Περιέχει πληροφορίες για τα αρχεία που μπορούν να

κατεβάσουν οι χρήστες.

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| lid | int(11) | Όχι |  |
| cid | int(11) | Όχι | 0 |
| sid | int(11) | Όχι | 0 |
| title | varchar(100) | Όχι |  |
| url | varchar(100) | Όχι |  |
| description | text | Όχι |  |
| date | datetime | Ναι | NULL |
| name | varchar(100) | Όχι |  |
| email | varchar(100) | Όχι |  |
| hits | int(11) | Όχι | 0 |
| submitter | varchar(60) | Όχι |  |
| downloadratingsummary | double(6,4) | Όχι | 0.0000 |
| totalvotes | int(11) | Όχι | 0 |
| totalcomments | int(11) | Όχι | 0 |
| filesize | int(11) | Όχι | 0 |
| filetype | char(3) | Όχι |  |
| fileyear | smallint(4) | Όχι | 0 |
| version | varchar(10) | Όχι |  |
| homepage | varchar(200) | Όχι |  |

nuke75_downloads_editorials: Περιέχει ένα editorial που αφορά κάποιο από τα downloads.

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| downloadid | int(11) | Όχι | 0 |
| adminid | varchar(60) | Όχι |  |
| editorialtimestamp | datetime | Όχι | 0000-00-00 00:00:00 |
| editorialtext | text | Όχι |  |
| editorialtitle | varchar(100) | Όχι |  |

nuke75_downloads_modrequest: Περιέχει αιτήσεις χρηστών για την τροποποίηση κάποιου

σφάλματος που αφορά ένα αρχείο προς download.

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid | int(11) | Όχι |  |
| lid | int(11) | Όχι | 0 |
| cid | int(11) | Όχι | 0 |
| sid | int(11) | Όχι | 0 |
| title | varchar(100) | Όχι |  |
| url | varchar(100) | Όχι |  |
| description | Text | Όχι |  |
| modifysubmitter | varchar(60) | Όχι |  |
| brokendownload | int(3) | Όχι | 0 |
| name | varchar(100) | Όχι |  |
| email | varchar(100) | Όχι |  |
| filesize | int(11) | Όχι | 0 |
| version | varchar(10) | Όχι |  |
| homepage | varchar(200) | Όχι |  |

nuke75_downloads_newdownload: Περιέχει πληροφορίες για ένα αρχείο που κάποιος χρήστης

θέλει να προσθέσει στη βάση μας για download.

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| lid | int(11) | Όχι |  |
| cid | int(11) | Όχι | 0 |
| sid | int(11) | Όχι | 0 |
| title | varchar(100) | Όχι |  |
| url | varchar(100) | Όχι |  |
| description | text | Όχι |  |
| name | varchar(100) | Όχι |  |
| email | varchar(100) | Όχι |  |
| submitter | varchar(60) | Όχι |  |
| filesize | int(11) | Όχι | 0 |
| version | varchar(10) | Όχι |  |
| homepage | varchar(200) | Όχι |  |

nuke75_downloads_votedata: Περίεχει τις ψήφους αποτίμησης των χρηστών για τα αρχεία που

διατίθονται για downlaod

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| ratingdbid | int(11) | Όχι |  |
| ratinglid | int(11) | Όχι | 0 |
| ratinguser | varchar(60) | Όχι |  |
| rating | int(11) | Όχι | 0 |
| ratinghostname | varchar(60) | Όχι |  |
| ratingcomments | text | Όχι |  |
| ratingtimestamp | datetime | Όχι | 0000-00-00 00:00:00 |

nuke75_groups: Ορίζει ομάδες χρηστών

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int(10) | Όχι |  |
| name | varchar(255) | Όχι |  |
| description | text | Όχι |  |
| points | int(10) | Όχι | 0 |

nuke75_links_categories: Περιέχει όλες τις κατηγορίες – υποκατηγορίες στις οποίες

χωρίζονται οι δικτυακοί σύνδεσμοι (web links)

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| cid | int(11) | Όχι |  |
| title | varchar(50) | Όχι |  |
| cdescription | text | Όχι |  |
| parentid | int(11) | Όχι | 0 |

nuke75_links_editorials: Περιέχει τα editorial που αφορούν τους δικτυακούς συνδέσμους

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| linkid | int(11) | Όχι | 0 |
| adminid | varchar(60) | Όχι |  |
| editorialtimestamp | datetime | Όχι | 0000-00-00 00:00:00 |
| editorialtext | text | Όχι |  |
| editorialtitle | varchar(100) | Όχι |  |

nuke75_links_links: Περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τα web links που δημοσιεύουμε στο

site

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| lid | int(11) | Όχι |  |
| cid | int(11) | Όχι | 0 |
| sid | int(11) | Όχι | 0 |
| title | varchar(100) | Όχι |  |
| url | varchar(100) | Όχι |  |
| description | text | Όχι |  |
| date | datetime | Ναι | NULL |
| name | varchar(100) | Όχι |  |
| email | varchar(100) | Όχι |  |
| hits | int(11) | Όχι | 0 |
| submitter | varchar(60) | Όχι |  |
| linkratingsummary | double(6,4) | Όχι | 0.0000 |
| totalvotes | int(11) | Όχι | 0 |
| totalcomments | int(11) | Όχι | 0 |

nuke75_links_modrequest: Περιέχει αιτήσεις χρηστών για την διόρθωση σφαλμάτων που

αφορούν τα web links στο site μας.

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid | int(11) | Όχι |  |
| lid | int(11) | Όχι | 0 |
| cid | int(11) | Όχι | 0 |
| sid | int(11) | Όχι | 0 |
| title | varchar(100) | Όχι |  |
| url | varchar(100) | Όχι |  |
| description | text | Όχι |  |
| modifysubmitter | varchar(60) | Όχι |  |
| brokenlink | int(3) | Όχι | 0 |

nuke75_links_newlink: Περιέχει αιτήσεις χρηστών για την προβολή νέων web links

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| lid | int(11) | Όχι |  |
| cid | int(11) | Όχι | 0 |
| sid | int(11) | Όχι | 0 |
| title | varchar(100) | Όχι |  |
| url | varchar(100) | Όχι |  |
| description | text | Όχι |  |
| name | varchar(100) | Όχι |  |
| email | varchar(100) | Όχι |  |
| submitter | varchar(60) | Όχι |  |

nuke75_links_votedata: Κρατά τις ψήφους αποτίμησης των χρηστών για τα web links

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| ratingdbid | int(11) | Όχι |  |
| ratinglid | int(11) | Όχι | 0 |
| ratinguser | varchar(60) | Όχι |  |
| rating | int(11) | Όχι | 0 |
| ratinghostname | varchar(60) | Όχι |  |
| ratingcomments | Text | Όχι |  |
| ratingtimestamp | datetime | Όχι | 0000-00-00 00:00:00 |

nuke75_main:  Κρατάει το όνομα του Module που θα φορτωθεί στην αρχική σελίαδα του site

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| main_module | varchar(255) | Όχι |  |

nuke75_message: Περιέχει τα μηνύματα που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα.

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| mid | int(11) | Όχι |  |
| title | varchar(100) | Όχι |  |
| content | Text | Όχι |  |
| date | varchar(14) | Όχι |  |
| expire | int(7) | Όχι | 0 |
| active | int(1) | Όχι | 1 |
| view | int(1) | Όχι | 1 |
| mlanguage | varchar(30) | Όχι |  |

nuke75_modules:  Περιέχει τα ονόματα των εγκατεστημένων modules και διάφορες

πληροφορίες για την εμφάνισή τους

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| mid | int(10) | Όχι |  |
| title | varchar(255) | Όχι |  |
| custom_title | varchar(255) | Όχι |  |
| active | int(1) | Όχι | 0 |
| view | int(1) | Όχι | 0 |
| inmenu | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| mod_group | int(10) | Ναι | 0 |
| admins | varchar(255) | Όχι |  |
| viewing_order | tinyint(4) | Όχι | 0 |

nuke75_optimize_gain: Κρατάει το κέρδος σε bytes από τη συνολική χρήση της λειτουργίας

‘Βελτιστοποίηση της βάσης’ που παρέχει ο ΜySQL server.

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| gain | decimal(10,3) | Ναι | NULL |

nuke75_pages: Περιέχει τις σελίδες που απαρτίζουν το περιεχόμενο του site

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| pid | int(10) | Όχι |  |
| cid | int(10) | Όχι | 0 |
| title | varchar(255) | Όχι |  |
| subtitle | varchar(255) | Όχι |  |
| active | int(1) | Όχι | 0 |
| page_header | Text | Όχι |  |
| text | Text | Όχι |  |
| page_footer | Text | Όχι |  |
| signature | Text | Όχι |  |
| date | Datetime | Όχι | 0000-00-00 00:00:00 |
| counter | int(10) | Όχι | 0 |
| clanguage | varchar(30) | Όχι |  |

nuke75_pages_categories: Περιέχει τις κατηγορίες στις οποίες έχει χωριστεί το περιεχόμενο του

site

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| cid | int(10) | Όχι |  |
| title | varchar(255) | Όχι |  |
| description | Text | Όχι |  |

nuke75_poll_check: Κρατάει τις IP διευθύνσεις όσων ψήφισαν σε μια δημοσκόπηση τις

τελευταίες 24 ώρες (επιτρέπουμε μία ψήφο ανά IP ανά 24 ώρες)

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| ip | varchar(20) | Όχι |  |
| time | varchar(14) | Όχι |  |
| pollID | int(10) | Όχι | 0 |

nuke75_poll_data: Περιέχει όλες τις επιλογές για τις δημοσκοπήσεις. Στην ίδια

δημοσκόπηση   ανήκουν οι επιλογές που έχουν το ίδιο pollID

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| pollID | int(11) | Όχι | 0 |
| optionText | char(50) | Όχι |  |
| optionCount | int(11) | Όχι | 0 |
| voteID | int(11) | Όχι | 0 |

nuke75_poll_desc: Περιέχει πληροφορίες για όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημιουργηθεί

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| pollID | int(11) | Όχι |  |
| pollTitle | varchar(100) | Όχι |  |
| timeStamp | int(11) | Όχι | 0 |
| voters | mediumint(9) | Όχι | 0 |
| planguage | varchar(30) | Όχι |  |
| artid | int(10) | Όχι | 0 |

nuke75_pollcomments: Περιέχει σχόλια που αφορούν τις δημοσκοπήσεις

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| tid | int(11) | Όχι |  |
| pid | int(11) | Όχι | 0 |
| pollID | int(11) | Όχι | 0 |
| date | datetime | Ναι | NULL |
| name | varchar(60) | Όχι |  |
| email | varchar(60) | Ναι | NULL |
| url | varchar(60) | Ναι | NULL |
| host_name | varchar(60) | Ναι | NULL |
| subject | varchar(60) | Όχι |  |
| comment | text | Όχι |  |
| score | tinyint(4) | Όχι | 0 |
| reason | tinyint(4) | Όχι | 0 |

nuke75_referrer: Περιέχει τη URL διεύθυνση όπου βρίσκονταν οι επισκέπτες του site, πριν

μας επισκεφτούν. (Για να γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιο link  προς το site

μας)

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| rid | int(11) | Όχι |  |
| url | varchar(100) | Όχι |  |

nuke75_related: Περιέχει web links τα οποία σχετίζονται με κάποια θεματική ενότητα από

τα  άρθρα.

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| rid | int(11) | Όχι |  |
| tid | int(11) | Όχι | 0 |
| name | varchar(30) | Όχι |  |
| url | varchar(200) | Όχι |  |

nuke75_session:  Περιέχει τα ενεργά sessions

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| uname | varchar(25) | Όχι |  |
| time | varchar(14) | Όχι |  |
| host_addr | varchar(48) | Όχι |  |
| guest | int(1) | Όχι | 0 |

nuke75_stats_date: Περιέχει στατιστικά στοιχεία (αριθμός επισκεπτόμενων σελίδων) ανά ημέρα

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| year | smallint(6) | Όχι | 0 |
| month | tinyint(4) | Όχι | 0 |
| date | tinyint(4) | Όχι | 0 |
| hits | bigint(20) | Όχι | 0 |

nuke75_stats_hour: Περιέχει στατιστικά στοιχεία (αριθμός επισκεπτόμενων σελίδων) ανά ώρα

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| year | smallint(6) | Όχι | 0 |
| month | tinyint(4) | Όχι | 0 |
| date | tinyint(4) | Όχι | 0 |
| hour | tinyint(4) | Όχι | 0 |
| hits | int(11) | Όχι | 0 |

nuke75_stats_month: Περιέχει στατιστικά στοιχεία (αριθμός επισκεπτόμενων σελίδων) ανά

μήνα

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| year | smallint(6) | Όχι | 0 |
| month | tinyint(4) | Όχι | 0 |
| hits | bigint(20) | Όχι | 0 |

nuke75_stats_year: Περιέχει στατιστικά στοιχεία (αριθμός επισκεπτόμενων σελίδων) ανά έτος

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| year | smallint(6) | Όχι | 0 |
| hits | bigint(20) | Όχι | 0 |

nuke75_stories: Περιέχει τα άρθρα / ιστορίες / ανακοινώσεις του site (για το News Module)

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| sid | int(11) | Όχι |  |
| catid | int(11) | Όχι | 0 |
| aid | varchar(30) | Όχι |  |
| title | varchar(80) | Ναι | NULL |
| time | datetime | Ναι | NULL |
| hometext | text | Ναι | NULL |
| bodytext | text | Όχι |  |
| comments | int(11) | Ναι | 0 |
| counter | mediumint(8) | Ναι | NULL |
| topic | int(3) | Όχι | 1 |
| informant | varchar(20) | Όχι |  |
| notes | text | Όχι |  |
| ihome | int(1) | Όχι | 0 |
| alanguage | varchar(30) | Όχι |  |
| acomm | int(1) | Όχι | 0 |
| haspoll | int(1) | Όχι | 0 |
| pollID | int(10) | Όχι | 0 |
| score | int(10) | Όχι | 0 |
| ratings | int(10) | Όχι | 0 |
| associated | Text | Όχι |  |

nuke75_stories_cat:  Περιέχει τις κατηγορίες όπου μπορεί να ανήκει ένα άρθρο

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| catid | int(11) | Όχι |  |
| title | varchar(20) | Όχι |  |
| counter | int(11) | Όχι | 0 |

nuke75_topics: Περιέχει τις θεματικές ενότητες στις οποίες χωρίζονται τα άρθρα. (Ενα

άρθρο μπορεί να ανήκει σε μια κατηγορία και σε μία ή περισσότερες

θεματικές ενότητες! )

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| topicid | int(3) | Όχι |  |
| topicname | varchar(35) | Ναι | NULL |
| topicimage | varchar(20) | Ναι | NULL |
| topictext | varchar(55) | Ναι | NULL |
| counter | int(11) | Όχι | 0 |

nuke75_users: Περιέχει τα ονόματα και αρκετές άλλες πληροφορίες για τους

εγγεγραμμένους χρήστες του site.

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | int(11) | Όχι |  |
| name | varchar(60) | Όχι |  |
| username | varchar(25) | Όχι |  |
| user_email | varchar(255) | Όχι |  |
| femail | varchar(255) | Όχι |  |
| user_website | varchar(255) | Όχι |  |
| user_regdate | varchar(20) | Όχι |  |
| user_icq | varchar(15) | Ναι | NULL |
| user_occ | varchar(100) | Ναι | NULL |
| user_from | varchar(100) | Ναι | NULL |
| user_interests | varchar(150) | Όχι |  |
| user_sig | varchar(255) | Ναι | NULL |
| user_viewemail | tinyint(2) | Ναι | NULL |
| user_theme | int(3) | Ναι | NULL |
| user_aim | varchar(18) | Ναι | NULL |
| user_yim | varchar(25) | Ναι | NULL |
| user_msnm | varchar(25) | Ναι | NULL |
| user_password | varchar(40) | Όχι |  |
| storynum | tinyint(4) | Όχι | 10 |
| umode | varchar(10) | Όχι |  |
| uorder | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| thold | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| noscore | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| bio | tinytext | Όχι |  |
| ublockon | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| ublock | tinytext | Όχι |  |
| theme | varchar(255) | Όχι |  |
| commentmax | int(11) | Όχι | 4096 |
| counter | int(11) | Όχι | 0 |
| newsletter | int(1) | Όχι | 0 |
| user_posts | int(10) | Όχι | 0 |
| user_attachsig | int(2) | Όχι | 0 |
| user_rank | int(10) | Όχι | 0 |
| user_level | int(10) | Όχι | 1 |
| broadcast | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| popmeson | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| user_active | tinyint(1) | Ναι | 1 |
| user_session_time | int(11) | Όχι | 0 |
| user_session_page | smallint(5) | Όχι | 0 |
| user_lastvisit | int(11) | Όχι | 0 |
| user_timezone | tinyint(4) | Όχι | 10 |
| user_style | tinyint(4) | Ναι | NULL |
| user_lang | varchar(255) | Όχι | english |
| user_dateformat | varchar(14) | Όχι | D M d, Y g:i a |
| user_new_privmsg | smallint(5) | Όχι | 0 |
| user_unread_privmsg | smallint(5) | Όχι | 0 |
| user_last_privmsg | int(11) | Όχι | 0 |
| user_emailtime | int(11) | Ναι | NULL |
| user_allowhtml | tinyint(1) | Ναι | 1 |
| user_allowbbcode | tinyint(1) | Ναι | 1 |
| user_allowsmile | tinyint(1) | Ναι | 1 |
| user_allow_pm | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| user_allow_viewonline | tinyint(1) | Όχι | 1 |
| user_notify | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| user_notify_pm | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| user_popup_pm | tinyint(1) | Όχι | 0 |
| user_sig_bbcode_uid | varchar(10) | Ναι | NULL |
| user_actkey | varchar(32) | Ναι | NULL |
| user_newpasswd | varchar(32) | Ναι | NULL |
| points | int(10) | Ναι | 0 |
| last_ip | varchar(15) | Όχι | 0 |

nuke75_users_temp: Περιέχει προσωρινές πληροφορίες για τους χρήστες μέχρι να γίνει η

εγγραφή τους από το διαχειριστή

| Πεδίο | Τύπος | Κενό | Προκαθορισμένο |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | int(10) | Όχι |  |
| username | varchar(25) | Όχι |  |
| user_email | varchar(255) | Όχι |  |
| user_password | varchar(40) | Όχι |  |
| user_regdate | varchar(20) | Όχι |  |
| check_num | varchar(50) | Όχι |  |
| time | varchar(14) | Όχι |  |

Τα ονόματα των πινάκων παραπάνω ακολουθούν την μορφή ‘nuke75_xxxxxx’. Κατά την αρχική εγκατάσταση μπορούμε να επιλέξουμε το αρχικό συνθετικό της ονομασίας των πινάκων, δηλαδή το ‘nuke75’, ενώ το δεύτερο συνθετικό παραμένει το ίδιο σε κάθε εγκατάσταση. Έτσι, για την πρόσβαση σε κάποιον πίνακα, του οποίου το δεύτερο συνθετικό είναι ‘_main’, τα script χρησιμοποιούν την ονομασία “$prefix_main”, όπου η μεταβλητή $prefix κρατάει το πρώτο συνθετικό της ονομασίας των πινάκων και στην εγκατάσταση μας ισούται με ‘nuke75’.

Στον οπτικό δίσκο (cd) που θα παραδοθεί μαζί με το κείμενο της διπλωματικής περιέχεται και ένα sql script, το οποίο με ένα απλό φόρτωμα στον MySQL server δημιουργεί τη βάση δεδομένων μας και εισάγει τα αρχικά δεδομένα, όπου υπάρχουν. Εκεί δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την εγκατάσταση της βάσης και γενικά, της εφαρμογής.

## 7.2 Ανεξαρτησία από το DBMS (Data Abstraction Layer)

To PHP-Nuke, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια από τις εξής βάσεις δεδομένων: MySQL, mSQL, PostgreSQL, ODBC_Adabas, Sybase ή Interbase.

Η ανεξαρτησία αυτή από τη βάση δεδομένων επιτυγχάνεται με τον ορισμό μιας κλάσης (sql_db), της οποίας οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία επερωτήσεων προς τη βάση. Ενώ το όνομα των μεθόδων παραμένει το ίδιο, η υλοποίηση τους διαφέρει ανάλογα με τη βάση δεδομένων που τελικά επιλέγεται. Έτσι, στον  κύριο κώδικα, χρησιμοποιώντας τα κοινά ονόματα των  μεθόδων, δεν μας απασχολεί ποια βάση χρησιμοποιείται . Το μόνο που απαιτείται είναι να συμπεριληφθεί το κατάλληλο αρχείο που ορίζει τις μεθόδους της κλάσης ειδικά για την βάση που χρησιμοποιείται. Η επιλογή του αρχείου γίνεται από το ‘script db.php’ και το αρχείο που ορίζει τις μεθόδους της κλάσης στην περίπτωσή μας είναι το ‘mysql.php’, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:

db.php

<?php

####    Include the right file for the chosen supported DB server

#where to find the db directory

if ($inside_mod == 1) {       #if inside a module,2 directories up

$the_include = "../../db";

} else {

$the_include = "db";

}

switch($dbtype) { #include the class definition,according to db

case 'MySQL':

include("".$the_include."/mysql.php");

break;

case 'mysql4':

include("".$the_include."/mysql4.php");

break;

case 'postgres':

include("".$the_include."/postgres7.php");

break;

case 'mssql':

include("".$the_include."/mssql.php");

break;

case 'oracle':

include("".$the_include."/oracle.php");

break;

case 'msaccess':

include("".$the_include."/msaccess.php");

break;

case 'mssql-odbc':

include("".$the_include."/mssql-odbc.php");

break;

case 'db2':

include("".$the_include."/db2.php");

break;

}

# create an instance ($db) and test the connection with the DB

$db = new sql_db($dbhost, $dbuname, $dbpass, $dbname, false);

if(!$db->db_connect_id) {

die("<br><br><center><img src=images/logo.gif><br><br><b>There seems to be a problem with the DB server, sorry for the inconvenience.<br><br>We should be back shortly.</center></b>");

}

?>

mysql.php

<?php

if(!defined("SQL_LAYER"))

{

define("SQL_LAYER","mysql");

# define a class, through which methods the MySQL server will be queried

class sql_db

{

var $db_connect_id;

var $query_result;

var $row = array();

var $rowset = array();

var $num_queries = 0;

# Class Constructor

function sql_db($sqlserver, $sqluser, $sqlpassword, $database, $persistency = true)

{

$this->persistency = $persistency;

$this->user = $sqluser;

$this->password = $sqlpassword;

$this->server = $sqlserver;

$this->dbname = $database;

if($this->persistency)

{

$this->db_connect_id = @mysql_pconnect($this->server, $this->user, $this->password);

}

else

{

$this->db_connect_id = @mysql_connect($this->server, $this->user, $this->password);

}

if($this->db_connect_id)

{

if($database != "")

{

$this->dbname = $database;

$dbselect = @mysql_select_db($this->dbname);

if(!$dbselect)

{

@mysql_close($this->db_connect_id);

$this->db_connect_id = $dbselect;

}

}

return $this->db_connect_id;

}

else

{

return false;

}

}

# Other base methods

function sql_close()

{

if($this->db_connect_id)

{

if($this->query_result)

{

@mysql_free_result($this->query_result);

}

$result = @mysql_close($this->db_connect_id);

return $result;

}

else

{

return false;

}

}

# Base query method

function sql_query($query = "", $transaction = FALSE)

{

# Remove any pre-existing queries

unset($this->query_result);

if($query != "")  {

$this->query_result = @mysql_query($query, $this->db_connect_id);

}

if($this->query_result)

{

unset($this->row[$this->query_result]);

unset($this->rowset[$this->query_result]);

return $this->query_result;

}

else

{

return ( $transaction == END_TRANSACTION ) ? true : false;

}

}

#

# Other query methods

#

function sql_numrows($query_id = 0)

{

if(!$query_id)

{

$query_id = $this->query_result;

}

if($query_id)

{

$result = @mysql_num_rows($query_id);

return $result;

}

else

{

return false;

}

}

function sql_affectedrows()

{

if($this->db_connect_id)

{

$result = @mysql_affected_rows($this->db_connect_id);

return $result;

}

else

{

return false;

}

}

function sql_numfields($query_id = 0)

{

if(!$query_id)

{

$query_id = $this->query_result;

}

if($query_id)

{

$result = @mysql_num_fields($query_id);

return $result;

}

else

{

return false;

}

}

function sql_fieldname($offset, $query_id = 0)

{

if(!$query_id)

{

$query_id = $this->query_result;

}

if($query_id)

{

$result = @mysql_field_name($query_id, $offset);

return $result;

}

else

{

return false;

}

}

function sql_fieldtype($offset, $query_id = 0)

{

if(!$query_id)

{

$query_id = $this->query_result;

}

if($query_id)

{

$result = @mysql_field_type($query_id, $offset);

return $result;

}

else

{

return false;

}

}

function sql_fetchrow($query_id = 0)

{

if(!$query_id)

{

$query_id = $this->query_result;

}

if($query_id)

{

$this->row[$query_id] = @mysql_fetch_array($query_id);

return $this->row[$query_id];

}

else

{

return false;

}

}

function sql_fetchrowset($query_id = 0)

{

if(!$query_id)

{

$query_id = $this->query_result;

}

if($query_id)

{

unset($this->rowset[$query_id]);

unset($this->row[$query_id]);

while($this->rowset[$query_id] = @mysql_fetch_array($query_id))

{

$result[] = $this->rowset[$query_id];

}

return $result;

}

else

{

return false;

}

}

function sql_fetchfield($field, $rownum = -1, $query_id = 0)

{

if(!$query_id)

{

$query_id = $this->query_result;

}

if($query_id)

{

if($rownum > -1)

{

$result = @mysql_result($query_id, $rownum, $field);

}

else

{

if(empty($this->row[$query_id]) && empty($this->rowset[$query_id]))

{

if($this->sql_fetchrow())

{

$result = $this->row[$query_id][$field];

}

}

else

{

if($this->rowset[$query_id])

{

$result = $this->rowset[$query_id][$field];

}

else if($this->row[$query_id])

{

$result = $this->row[$query_id][$field];

}

}

}

return $result;

}

else

{

return false;

}

}

function sql_rowseek($rownum, $query_id = 0){

if(!$query_id)

{

$query_id = $this->query_result;

}

if($query_id)

{

$result = @mysql_data_seek($query_id, $rownum);

return $result;

}

else

{

return false;

}

}

function sql_nextid(){

if($this->db_connect_id)

{

$result = @mysql_insert_id($this->db_connect_id);

return $result;

}

else

{

return false;

}

}

function sql_freeresult($query_id = 0){

if(!$query_id)

{

$query_id = $this->query_result;

}

if ( $query_id )

{

unset($this->row[$query_id]);

unset($this->rowset[$query_id]);

@mysql_free_result($query_id);

return true;

}

else

{

return false;

}

}

function sql_error($query_id = 0)

{

$result["message"] = @mysql_error($this->db_connect_id);

$result["code"] = @mysql_errno($this->db_connect_id);

return $result;

}

} // class sql_db

} // if ... define

?>

Αφού τα αρχεία αυτά συμπεριληφθούν στον κώδικα, η δημιουργία επερωτήσεων προς τη βάση γίνεται πλέον με τον ακόλουθο τρόπο, σαν παράδειγμα:

$result = $db->sql_query("select title from _articles where

author='admin'");

list($titles) = $db->sql_fetchrow($result);

Το παραπάνω παράδειγμα αρχικοποιεί τον πίνακα $titles με τους τίτλους των άρθρων που σαν συγγραφέα έχουν τον ‘admin’. Η μεταβλητή $db ορίστηκε στο αρχείο db.php, που δείξαμε προηγουμένως, και αποτελεί στιγμιότυπο της κλάσης db_sql, οπότε με το σύμβολο ‘->’ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους της. Οπουδήποτε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη $db πρέπει πρώτα να την κάνουμε «ορατή» στο σημείο εκέινο του κώδικα, με τη δήλωση:

global $db

## 7.3 Αρχιτεκτονική και δομή του PHP-Nuke

### 7.3.1 Βασική αρχιτεκτονική

Το PHP-Nuke είναι δομημένο σε μονάδες (modules). Όλα σχεδόν τα αρχεία του διαχειρίζονται από τρία βασικά αρχεία που βρίσκονται στο κεντρικό (root) directory, και τα οποία περιλαμβάνουν (include) τα υπόλοιπα αρχεία όταν χρειάζεται ή όταν ζητηθεί μέσα από παραμέτρους που τους δίνουμε. Τα βασικά αρχεία/scripts είναι τα ακόλουθα:

- index.php : Δημιουργεί την αρχική σελίδα του site

- modules.php : Χειρίζεται όλα τα modules

- admin.php : Χειρίζεται το μενού και τις εργασίες του διαχειριστή

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ένα module δίνοντας στη διεύθυνση url το μονοπάτι που οδηγεί στο αρχείο του module. Οι πρώτες γραμμές κώδικα σε κάθε αρχείο module σταματούν την εκτέλεση του προγράμματος, αν η πρόσβαση δεν γίνεται μέσω του κατάλληλου βασικού αρχείου.

Για παράδειγμα, το αρχείο index.php του module «Downloads» ξεκινά με τις ακόλουθες γραμμές κώδικα:

if (!stristr($_SERVER['SCRIPT_NAME'], "modules.php")) {

die ("You can't access this file directly...");

Δηλαδή, αν το όνομα του script δεν περιέχει το «module.php» σταματάει η εκτέλεση του προγράμματος και δίνεται το κατάλληλο μήνυμα. Για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το module «Downloads» και να δούμε την σελίδα που αυτό δημιουργεί, πρέπει να δοθεί το ακόλουθο string στο URL:

http://www.oursite.com/modules.php?name=Downloads

H παραπάνω διεύθυνση μεταφράζεται στην ακόλουθη οδηγία προς το scipt ‘modules.php’: ‘συμπεριέλαβε στο παραγόμενο αποτέλεσμα το αποτέλεσμα που παράγει το αρχείο index.php που βρίσκεται στο directory: /modules/Downloads’. (Κάθε module έχει ένα αρχείο index.php, το οποίο περιέχει τη βασική λειτουργικότητα του module αυτού)

Όλα λοιπόν τα υπόλοιπα αρχεία καλούνται μέσω παραμέτρων που δίνονται στη ζητούμενη διεύθυνση URL. Mε τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα γίνεται πιο ασφαλές, καθώς οι έλεγχοι ασφάλειας γίνονται σε βασικά αρχεία και στα υπόλοιπα απαγορεύεται η απευθείας πρόσβαση. Επίσης διευκολύνεται η διαχείριση του γραφικού αποτελέσματος, καθώς αυτό παράγεται ‘κεντρικά’ και η εγκατάσταση και επέκταση του προγράμματος, αφού τα αρχεία είναι καλά δομημένα σε καταλόγους και έχουν καθορισμένη λειτουργικότητα.

### 7.3.2 Δομή Καταλόγων

Ο κεντρικός κατάλογος (root directory) του PHP-Nuke περιέχει τα ακόλουθα αρχεία και υποκαταλόγους:

Ο φάκελος ‘admin’ περιέχει 4 υποφακέλους (‘links’, ‘language’, ‘case’, ‘modules’). Ο  πρώτος περιέχει τα links για διάφορες εργασίες που φαίνονται στο μενού του διαχειριστή. Ο δεύτερος περιέχει αρχεία μετάφρασης όρων για την υποστήριξη διαφορετικών γλωσσών, ο τρίτος περιέχει οδηγίες για το τι θα εκτελεστεί ανάλογα με το δοσμένο url και τέλος ο τέταρτος φάκελος περιέχει script για διάφορες διαχειριστικές εργασίες. Όλα τα αρχεία του φακέλου ‘admin’ ελέγχονται και γίνονται included από το βασικό αρχείο admin.php, που βρίσκεται στο root directory.

Ο φάκελος ‘blocks’ περιέχει τα διάφορα Βlock που φαίνονται στο site. Κάθε block πρέπει να ορίζει μια μεταβλητή $content, η οποία αποτελεί και το παραγόμενο περιεχόμενο του  block αυτού. Τα αρχεία/scripts μέσα στο φάκελο αυτό, τα οποία υλοποιούν τα blocks, πρέπει να έχουν μια ονομασία της μορφής ‘block-xxxxxx.php’, όπου xxxxxx σημαίνει οποιοσδήποτε χαρακτήρας, χωρίς κενά.

Ο φάκελος ‘db’ περιέχει τα αρχεία εκείνα που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία από το σύστημα βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιείται. Είδαμε δυο από τα αρχεία αυτά στην προηγούμενη ενότητα. Εδώ υπάρχουν τα υπόλοιπα αρχεία που χρειάζονται σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Ο φάκελος ‘images’ περιέχει όλες τις εικόνες που θέλουμε να εμφανίσουμε στις ιστοσελίδες μας. Είναι δομημένος σε υποκαταλογους, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ευκολότερα σε ποιό τομέα του portal χρησιμοποιείται η κάθε φωτογραφία.

Ο φάκελος ‘includes’ περιέχει scripts που παρέχουν διάφορες χρήσιμες λειτουργίες. Τα script αυτά δεν τρέχουν ανεξάρτητα, αλλά γίνονται included σε άλλα βασικά αρχεία. Για παράδειγμα, έχουμε τα αρχεία:

- meta.php: παράγει τα <meta> tags στην αρχή κάθε παραγόμενης ιστοσελίδας.

- my_header.php : για να ορίσουμε κάποιο πρόσθετο επιθυμητό Header για κάθε σελίδα

- counter.php : κρατάει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες του site

- javascript.php : εδώ μπορούμε να γράψουμε javascript συναρτήσεις τις οποίες θέλουμε να χρησιμοποιούμε από άλλα scripts

- sql_layer.php : το script αυτό είναι για λόγους συμβατότητας με παλιά modules που ακόμα το χρησιμοποιούν προκειμένου να παρέχουν ανεξαρτησία από τη χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων. Η «αφαίρεση» της βάσης δεδομένων γίνεται πλέον με τα scripts που βρίσκονται στο φάκελο ‘db’.

Ο φάκελος ‘language’ περιέχει αρχεία μετάφρασης για την υποστήριξη διαφορετικών γλωσσών στην αρχική σελίδα. Κάθε module έχει επίσης 2 φακέλους ‘language’, ένα για τη μετάφραση όρων που βρίσκονται στις σελίδες του module που βλέπει ο επισκέπτης και ένα για την μετάφραση των όρων στη σελίδα διαχείρισης του module. Τα αρχεία μέσα στο φάκελο ‘language’ πρέπει να ονομάζονται με τη μορφή: lang-xxxx.php, όπου xxxx το όνομα της γλώσσας στην οποία γίνεται η μετάφραση. Κάθε τέτοιο αρχείο ορίζει βασικά ένα πλήθος σταθερών, ώστε μια σταθερά να έχει διαφορετική τιμή, ανάλογα με το ‘γλωσσικό αρχείο’ που έγινε included. Για παράδειγμα, μπορεί να οριστεί η σταθερά:

define("_NOTE","Σημείωση");

ώστε κάθε εμφάνιση της σταθεράς _ΝΟΤΕ στον κώδικα να μετατρέπεται αυτόματα στην ελληνική της μετάφραση, αφού βέβαια το αντίστοιχο αρχείο ‘lang-greek.php’ έχει ήδη γίνει included.

Ο φάκελος ‘modules’ περιέχει τα modules που χρησιμοποιούμε στο site. To όνομα ενός υποφάκελου είναι ουσιαστικά το όνομα του module, για αυτό δεν πρέπει να περιέχει κενά. Σε κάθε υποφάκελο που περιέχει όπως είπαμε τα αρχεία ενός module, πρέπει να περιέχεται ένα αρχείο ‘index.php’, το οποίο παράγει τα αποτελέσματα του module. To αρχείο αυτό είναι που γίνεται included από το βασικό αρχείο ‘modules.php’. Συνήθως σε κάθε φάκελο ενός module περιέχεται υποφάκελος ‘language’ για τη μετάφραση όρων που εμφανίζει το module και υποφάκελος ‘admin’ για την διαχείριση του module.

Τέλος, ο φάκελος ‘themes’ περιέχει αρχεία που αλλάζουν το γραφικό αποτέλεσμα όλων των παραγόμενων ιστοσελίδων. Είναι δομημένος σε υποφακελους, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει αρχεία για τη δημιουργία ενός γραφικού «θέματος» (theme).

Τα αρχεία που βρίσκονται στο root directory είναι τα ακόλουθα:

- admin.php: To βασικό αρχείο για τη δημιουργία του διαχειριστικού interface και την ενσωμάτωση όλων των διαχειριστικών scripts

- config.php: Στο αρχείο αυτό καθορίζονται πολύ βασικά στοιχεία της εγκατάστασης του PHP-Nuke, όπως ο τύπος της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται, ο λογαριασμός πρόσβασης στη βάση δεδομένων, το url όπου βρίσκεται η αρχική σελίδα του site, κ.α.

- footer.php: To αρχείο αυτό παράγει το τελευταίο γραφικό κομμάτι και κλείνει την   ιστοσελίδα

- header.php: Το αρχείο αυτό παράγει τα αρχικά ΗΤΜL tags κάθε ιστοσελίδας

- index.php: Το βασικό αρχείο για την εμφάνιση της αρχικής σελίδας του site

- mainfile.php: To αρχείο αυτό περιέχει τον ορισμό βασικών συναρτήσεων που χρησιμοποιούνται από σχεδόν όλα τα script. Επίσης πραγματοποιεί κρίσιμους ελέγχους ασφάλειας και ορίζει βασικές μεταβλητές που αφορούν τις ρυθμίσεις του site. Γίνεται included από όλα σχεδόν τα scripts.

- modules.php: Το αρχείο αυτό χρησιμοποιείται για την εμφάνιση όλων των modules και των λειτουργιών τους

- robots.txt: Τέλος, το αρχείο αυτό περιέχει οδηγίες για την πρόσβαση στους φακέλους από μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Συγκεκριμένα οι οδηγίες που δίνονται είναι οι εξής:

User-agent: *

Disallow: admin.php

Disallow: /admin/

Disallow: /images/

Disallow: /includes/

Disallow: /themes/

Disallow: /blocks/

Disallow: /modules/

Disallow: /language/

δηλαδή, απαγορεύει την πρόσβαση σε όλες τις μηχανές πρόσβασης και σε όλους τους φακέλους, αν και τίποτα δεν εγγυάται ότι η μηχανή αναζήτησης θα σεβαστεί τις οδηγίες αυτές.

### 7.3.3 Εμφάνιση  αρχικής σελίδας

H εμφάνιση της αρχικής σελίδας του site χειρίζεται από το βασικό αρχείο ‘index.php’, που βρίσκεται στο root directory της εγκατάστασης του PHP-Nuke. To script είναι αρκετά απλό και στην πράξη, εκτελεί τα παρακάτω:

- περιλαμβάνει (include) το αρχείο ‘mainfile.php’, όπου ορίζονται χρήσιμες συναρτήσεις και μεταβλητές και γίνονται βασικοί έλεγχοι ασφάλειας

- παίρνει από τη βάση δεδομένων (συγκεκριμένα από τον πίνακα ‘nuke75_main’) το όνομα του module που έχουμε επιλέξει να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα (στην περίπτωση μας αυτό είναι το module ‘Νews’)

- ελέγχει την προέλευση του επισκέπτη της ιστοσελίδας και αποθηκεύει την πληροφορία στον πίνακα ‘nuke75_referer’, αν βέβαια έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία τήρησης τέτοιων δεδομένων. Την πληροφορία προέλευσης την παίρνουμε από τη μεταβλητή $_SERVER["HTTP_REFERER"], την οποία λαμβάνει αυτόματα η μηχανή της PHP από τον web server όπου έχει εγκατασταθεί

- ελέγχει αν ο χρήστης έχει δώσει μεταβλητές στην URL οι οποίες περιέχουν ‘..’ προκειμένου να  δει τα περιεχόμενα φακέλων ή έστω ένα μήνυμα λάθους που αποκαλύπτει το περιβάλλον εγκατάστασης του PHP-Nuke. Περισσότερα για τέτοια θέματα ασφάλειας θα αναπτύξουμε στο επόμενο κεφάλαιο

- για τον παραπάνω λόγο, πριν συμπεριλάβουμε (include) κάποιο αρχείο, ελέγχουμε την ύπαρξή του και αν το αρχείο δεν βρεθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους που εμείς θέτουμε. Το ίδιο γίνεται και για τα λάθη στις συνδέσεις με τη βάση δεδομένων

- αν υπάρχει το βασικό αρχείο (index.php) του module που έχει οριστεί να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα, γίνεται included, οπότε το αρχείο αυτό αναλαμβάνει την περαιτέρω εμφάνιση της σελίδας,

Ακολουθεί ο κώδικας του index.php που δείχνει τις παραπάνω λειτουργίες:

<?php

###############   This is the first page!  #############################

#Loads _referer table,includes theme.php and main module's index.php

########################################################################

require_once("mainfile.php");

$_SERVER['PHP_SELF'] = "modules.php";      #set page to modules.php

$row = $db->sql_fetchrow($db->sql_query("SELECT main_module from ".$prefix."_main"));

$name = $row['main_module'];     #the module to show in start page

$home = 1;                     #we are IN home!

if ($httpref==1) {        #if http referers are enabled

$referer = $_SERVER["HTTP_REFERER"];   #the ip that user came from

$referer = check_html($referer, nohtml); #no HTML allowed

if (substr("$referer",0,strlen($nukeurl))==$nukeurl OR $referer=="" OR

eregi("^unknown", $referer) OR eregi("^bookmark",$referer)) {

} #if referer address is ours or unknown, do nothing

else {            #save address in _referer table

$result = $db->sql_query("INSERT INTO ".$prefix."_referer VALUES (NULL, '$referer')");

}

$numrows = $db->sql_numrows($db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_referer"));

if($numrows>=$httprefmax) {      #clear records if exceeded max number

$result2 = $db->sql_query("DELETE FROM ".$prefix."_referer");

}

}

if (!isset($mop)) { $mop="modload"; }

if (!isset($mod_file)) { $mod_file="index"; }

$name = trim($name);

$file = trim($file);

$mod_file = trim($mod_file);

$mop = trim($mop);

if (ereg("\.\.",$name) || ereg("\.\.",$file) || ereg("\.\.",$mod_file) || ereg("\.\.",$mop)) {

echo "You are so cool...";  #if user tries to enter parent directories (..)

} else {

$ThemeSel = get_theme();                 #find the theme selected and

if (file_exists("themes/$ThemeSel/module.php")) { #if exists module.php

include("themes/$ThemeSel/module.php");            #include it

if (is_active("$default_module") AND                                                                                                                                                                                                   file_exists("modules/$default_module/".$mod_file.".php")) {

$name = $default_module;

}

}

if (file_exists("themes/$ThemeSel/modules/$name/".$mod_file.".php")) {

$modpath = "themes/$ThemeSel/";

}

$modpath .= "modules/$name/".$mod_file.".php";

if (file_exists($modpath)) {  #include index.php of main module,if exists

include($modpath);

} else {                     #no module for Homepage!

$index = 1;

include("header.php");  #create starting HTML tags

OpenTable();

if (is_admin($admin)) {   #show msg and solving link to the admin

echo "<center><font class=\"\"><b>" ._HOMEPROBLEM. "</b></font>

<br><br>[<a href=\"admin.php?op=modules\">"._ADDAHOME."</a> ]</center>";

} else {

echo "<center>"._HOMEPROBLEMUSER."</center>";

}

CloseTable();

include("footer.php");    #create closing HTML tags

}

}

?>

### 7.3.4 Εμφάνιση Modules

Όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε module έχει έναν φάκελο με το όνομά του μέσα στο φάκελο ‘/modules/’. Για να μπορεί να φορτωθεί ένα module, τα αρχεία του πρέπει να γίνουν included στο αρχείο modules.php, δίνοντας μια κατάλληλη παράμετρο στο url. Το κεντρικό αρχείο κάθε module πρέπει να ονομάζεται ‘index.php’. Ας δούμε με ένα παράδειγμα πως φορτώνεται η κεντρική αλλά και μία άλλη σελίδα ενός module, έστω του ‘News’ που είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση ανακοινώσεων.

Για να φορτωθεί η κεντρική σελίδα του module αρκεί να δηλώσουμε το όνομά του με μια παράμετρο ‘name’ στο url:

http://www.oursite.com/modules.php?name=News

Το αρχείο modules.php αναζητεί τότε το αρχείο ‘index.php’ μέσα στο φάκελο ‘/modules/News/’ και αν βρεθεί το φορτώνει. Αν θέλουμε να φορτώσουμε μια διαφορετική σελίδα του module, έστω τη σελίδα που παράγει το script ‘article.php’, τότε πρέπει να δώσουμε το όνομα του αρχείου αυτού σε μία  επιπλέον παράμετρο ‘file’ στο url:

http://www.oursite.com/modules.php?name=News&file=article

Έτσι, το αρχείο modules.php αναζητεί το αρχείο ‘article.php’ μέσα στο φάκελο ‘/modules/News/’ και το φορτώνει.

Οι βασικές λειτουργίες του module.php είναι οι εξής:

- περιλαμβάνει (include) το αρχείο ‘mainfile.php’

- ελέγχει το url για κακόβουλα strings και τερματίζει τη λειτουργία του script σε θετική περίπτωση

- ελέγχει αν το module που ζητήθηκε είναι ενεργό. Η πληροφορία αυτή βρίσκεται στον πίνακα ‘nuke75_modules’ στο πεδίο ‘active’ (0 για ανενεργό,  1 για ενεργό)

- ελέγχει την ύπαρξη του αρχείου του module που ζητήθηκε (αν δεν έχει δοθεί η παράμετρος ‘file’ στο url, αναζητά το αρχείο ‘index.php’)

- ελέγχει αν το module έχει οριστεί να είναι ορατό σε όλους ή μόνο σε καταχωρημένους χρήστες ή μόνο στο διαχειριστή του site

- αν ο παρών επισκέπτης έχει δικαίωμα να δει το module, τότε το αρχείο που ζητήθηκε φορτώνεται (include) και παράγει τα ζητούμενα αποτελέσματα.

Ακολουθεί ο κώδικας του ‘module.php’ που εκτελεί τα παραπάνω:

<?php

require_once("mainfile.php");

$module = 1;                           # we are IN a module

$name = trim($name);                   # $name= module's name (passed in URL)

if (isset($name)) {

if (eregi("http\:\/\/", $name)) {     # exit if 'http:#' is given

die("Bye");                     # as part of $name

}

$modstring = strtolower($_SERVER['QUERY_STRING']);

if (stripos_clone($modstring,"&user=") AND ($name=="Private_Messages" ||

$name=="Forums" ||

$name=="Members_List"))

header("Location: index.php");    #not allowed query strings in url

global $nukeuser, $db, $prefix;

$user = addslashes($user);

$nukeuser = base64_decode($user);

$result = $db->sql_query("SELECT active, view FROM ".$prefix."_modules WHERE title='$name'");

$row = $db->sql_fetchrow($result);

$mod_active = intval($row['active']);        #is module active

$view = intval($row['view']);               #who is allowed to see module

if (($mod_active == 1) OR ($mod_active == 0 AND is_admin($admin))) {

if (!isset($mop))  $mop="modload";

if (!isset($file)) $file="index";  #default file is index.php

if (ereg("\.\.",$name) || ereg("\.\.",$file) || ereg("\.\.",$mop)) {

echo "You are so cool...";   #if tried to visit parent directory

} else {

$ThemeSel = get_theme();       #set the path to module's index.php

if (file_exists("themes/$ThemeSel/modules/$name/".$file.".php")) {

$modpath = "themes/$ThemeSel/modules/$name/".$file.".php" ;

}elseif (file_exists("modules/$name/".$file.".php")) {

$modpath = "modules/$name/".$file.".php";

} else {                       # exit if file not found

die ("Sorry, such file doesn't exist...");

}

#file exists. Check viewing rights

# view=0 : module viewed by ALL

if ($view == 0) include($modpath);               #INCLUDE MODULE

# view=1 : module viewed by users and admins

elseif ($view == 1 AND (is_user($user) OR is_group($user, $name)) OR is_admin($admin)) {

include($modpath);            #INCLUDE module

} elseif ($view == 1 AND !is_user($user) AND !is_admin($admin)) {

$pagetitle = "- "._ACCESSDENIED."";

include("header.php");       #if not registered user or admin

title("$sitename: "._ACCESSDENIED."");   #display error msg

OpenTable();

echo "<center><b>"._RESTRICTEDAREA."</b><br><br>"

.""._MODULEUSERS."";

$result2 = $db->sql_query("SELECT mod_group FROM ".$prefix."_modules WHERE title='$name'");

$row2 = $db->sql_fetchrow($result2);

if ($row2[mod_group] != 0) {

$result3 = $db->sql_query("SELECT name FROM ".$prefix."_groups WHERE id='$row2[mod_group]'");

$row3 = $db->sql_fetchrow($result3);

echo ""._ADDITIONALYGRP.": <b>$row3[name]</b><br><br>";

}

echo ""._GOBACK."";

CloseTable();

include("footer.php");

die();

# view=2 : module viewed by admins only

} else if ($view == 2 AND is_admin($admin)) {

include($modpath);                 #INCLUDE module

} elseif ($view == 2 AND !is_admin($admin)) {     # if not admin

$pagetitle = "- "._ACCESSDENIED."";          # display error

include("header.php");

title("$sitename: "._ACCESSDENIED."");

OpenTable();

echo "<center><b>"._RESTRICTEDAREA."</b><br><br>"

.""._MODULESADMINS.""

.""._GOBACK."";

CloseTable();

include("footer.php");

die();

# view=3 : module viewed by subscribed users

} else if ($view == 3 AND paid()) {

include($modpath);          #INCLUDE module

} else {

$pagetitle = "- "._ACCESSDENIED."";

include("header.php");

title("$sitename: "._ACCESSDENIED."");

OpenTable();

echo "<center><b>"._RESTRICTEDAREA."</b><br><br>"

.""._MODULESSUBSCRIBER."";

if ($subscription_url != "") {

echo "<br>"._SUBHERE."";

}

echo "<br><br>"._GOBACK."";

CloseTable();

include("footer.php");

die();

}

}

} else {                    #module not active

include("header.php");

OpenTable();

echo "<center>"._MODULENOTACTIVE."<br><br>"

.""._GOBACK."</center>";

CloseTable();

include("footer.php");

}

} else {                     #if no module name is given

die ("Sorry, you can't access this file directly...");

}

?>

### 7.3.5 Διαχείριση

Το αρχείο ‘admin.php’ στον κεντρικό φάκελο της εγκατάστασης του PHP-Nuke είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της εισόδου ενός διαχειριστή στο σύστημα, την εμφάνιση του διαχειριστικού interface και την φόρτωση των ζητούμενων διαχειριστικών εργασιών, οι οποίες δίνονται σαν παράμετροι στη διεύθυνση URL.

Επειδή μια μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο αρχείο αυτό μπορεί να αποβεί μοιραία για τα περιεχόμενα του site, γίνεται εντατικός έλεγχος για την πιστοποίηση του χρήστη που θέλει να εισέλθει στο διαχειριστικό interface. Η αρχική είσοδος γίνεται δίνοντας ένα username και password και αφού ελεγχθεί η ύπαρξη ενός διαχειριστή με αυτά τα στοιχεία στη βάση δεδομένων (πίνακας ‘_authors’) εγκαθίσταται ένα cookie περιορισμένης διάρκειας στον υπολογιστή του χρήστη, ώστε να μην χρειάζεται να επανεισάγει τον κωδικό πρόσβασης συνέχεια. Έπειτα ελέγχονται οι παράμετροι που δόθηκαν στη URL και τερματίζεται η λειτουργία του script αν βρεθούν μη επιτρεπόμενα strings.

Αφού επαληθευτεί η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο διαχειριστικό interface, προβάλλεται η σελίδα με τα links για διάφορες διαχειριστικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές χωρίζονται σε γενικές εργασίες και σε εργασίες που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο module. Oι πρώτες εργασίες εμφανίζονται στο πρώτο παράθυρο που δημιουργείται στη σελίδα (βλ. Εικόνα 7-1) και ορίζονται σε scripts που βρίσκονται στο φάκελο ‘/admin/modules/’. Οι εργασίες που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο module φαίνονται στο αμέσως παρακάτω παράθυρο (βλ. Εικόνα 7-2) και ορίζονται σε scripts που βρίσκονται σε φακέλους ‘/modules/module_name/admin/’, όπου module_name είναι το όνομα του εκάστοτε module.

Στον κεντρικό φάκελο διαχείρισης (‘/admin/’) βρίσκουμε τους εξής υποφάκελους:

- case

- language

- links

- modules

O  φάκελος ‘language’ περιέχει τις μεταφράσεις των σταθερών που εμφανίζονται στο κεντρικό διαχειριστικό μενού, με τον τρόπο που δείξαμε παραπάνω.

Ο φάκελος ‘modules’ περιέχει, όπως είπαμε, τα scripts που αφορούν γενικές διαχειριστικές εργασίες, όπως τη ρύθμιση των γενικών παραμέτρων του site (settings.php), τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης (backup.php), την ενεργοποίηση και εμφάνιση των blocks και modules στο site (blocks.php, modules.php), κ.α.

Ο φάκελος ‘case’ περιέχει αρχεία της μορφής case.xxxxxx.php. Aς δούμε για παράδειγμα το αρχείο case.backup.php:

<?php

#access only from admin.php

if (!defined('ADMIN_FILE')) die("Illegal File Access");

if (!stristr($_SERVER['SCRIPT_NAME'], "admin.php"))  {

die ("Access Denied");

}

switch($op) {

case "backup":

include("admin/modules/backup.php");

break;

}

?>

Το script αυτό αφού απαγορεύσει την απευθείας πρόσβαση στο αρχείο (μόνο το αρχείο ‘admin.php’, μπορεί να φορτώσει αυτό το αρχείο),  δίνει την οδηγία να ενσωματωθεί το αρχείο ‘backup.php’ στην περίπτωση που η παράμετρος ‘op’ έχει την τιμή ‘backup’.

Όλα τα αρχεία της μορφής case.xxxxxx.php γίνονται included στο αρχείο ‘admin.php’, με αποτέλεσμα, αν στο url δοθεί

http://www.oursite.com/admin.php?op=backup

να ενσωματωθεί το script ‘backup.php’ στο σώμα του admin.php και να παράγει τα ζητούμενα αποτελέσματα.

Ο φάκελος ‘links’ περιέχει αρχεία της μορφής links.xxxxxx.php. Aς δούμε για παράδειγμα το αρχείο links.backup.php:

<?php

#access only from admin.php

if (!defined('ADMIN_FILE')) die("Illegal File Access");

if (!stristr($_SERVER['SCRIPT_NAME'], "admin.php"))  {

die ("Access Denied");

}

if ($radminsuper==1) {

adminmenu("admin.php?op=backup",""._SAVEDATABASE."", "backup.gif");

}

?>

Το script αυτό ελέγχει αρχικά την πρόσβαση και έπειτα εκτελεί τη συνάρτηση ‘adminmenu’ με 3 ορίσματα που έχουν σαν αποτέλεσμα να προστεθεί ένα εικονίδιο με τίτλο ‘Backup DB’ (ανάλογα με τη μετάφραση της σταθεράς _SAVEDATABASE), που έχει σαν link το script που εκτελεί την παραπάνω εργασία (δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της βάσης) μέσω του ‘admin.php’.

Όλα τα αρχεία της μορφής  links.xxxxxx.php ενσωματώνονται στον κώδικα του ‘admin.php’ με αποτέλεσμα τη δημιουργία του πρώτου παράθυρου στο interface του διαχειριστή που περιέχει links για γενικές διαχειριστικές εργασίες.

Eικόνα 7-1: Παράθυρο με γενικές διαχειριστικές εργασίες

Σε κάθε φάκελο (‘/modules/module_name/admin/’) βρίσκουμε έναν υποφάκελο ‘language’ που περιέχει μεταφράσεις σταθερών που εμφανίζονται στο διαχειριστικό interface για το συγκεκριμένο module, και τα ακόλουθα αρχεία: ‘index.php’, ‘case.php’, links.php’.

To αρχείο ‘index.php’ δημιουργεί ένα επιπλέον διαχειριστικό interface που περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο module.

Τα αρχεία ‘case.php’, links.php’- αν υπάρχουν- ενσωματώνονται στον κώδικα του ‘admin.php’ και όπως περιγράψαμε παραπάνω, δημιουργούν links για τη διαχείριση του module και οδηγία για το τι πρέπει να φορτωθεί ανάλογα με τις παραμέτρους που δίνονται στη URL. Έτσι, δημιουργείται και το δεύτερο παράθυρο στη σελίδα του διαχειριστή, που αφορά τη διαχείριση των modules:

Eικόνα 7-2: Παράθυρο με  διαχειριστικές εργασίες των modules

# 8

# Ασφάλεια

Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούμαστε με το σημαντικό θέμα της ασφάλειας της εφαρμογής. Αφού παρουσιάσουμε τις διάφορες ευπάθειες ασφάλειας που εμφανίζει το PHP-Nuke αναφερόμαστε στους τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη θωράκιση της εφαρμογής απέναντι σε επιθέσεις που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ευπάθειες αυτές.

## 8.1 Γενικά

Από τη στιγμή που μια δικτυακή εφαρμογή βρίσκεται online, και μάλιστα παρέχει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων και στα αρχεία ενός εξυπηρετητή δικτύου, οφείλουμε να δώσουμε μεγάλη προσοχή στο θέμα της ασφάλειας της εφαρμογής. Οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτύου ανά τον κόσμο μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις του και να προσπαθήσει να υποκλέψει δεδομένα ή απλά να θέσει το site εκτός λειτουργίας.

Η πρώτη περίπτωση- υποκλοπής δεδομένων- δεν μας αφορά ιδιαίτερα, αφού στη βάση δεδομένων δεν αποθηκεύονται  ευαίσθητα δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα τα δεδομένα σε μια τραπεζική εφαρμογή. Η πιστοποίηση χρηστών για τον τομέα των ανακτήσεων γίνεται μέσω του LDAP server του Πολυτεχνείου, οπότε στο σύστημά μας δεν αποθηκεύονται οι κωδικοί των χρηστών.

Η δεύτερη περίπτωση όμως θα μας κοστίσει σημαντικά σε χρόνο για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναλειτουργία του δικτυακού τόπου και θα προκαλέσει  δυσαρέσκεια στους φοιτητές που χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο προκειμένου να ενημερωθούν για τα μαθήματά τους ή να κατεβάσουν υλικό που σχετίζεται με αυτά.

Στις παρακάτω ενότητες θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα ασφάλειας που υπάρχουν στη δικτυακή εφαρμογή  μας και πως αυτά αντιμετωπίζονται.

## 8.2 Κοινά προβλήματα ασφάλειας

Εδώ θα μας απασχολήσουν κοινά προβλήματα ασφάλειας που παρουσιάζει το PHP-Nuke. Tα προβλήματα αυτά εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

- Cross-site scripting (τρέξιμο κακόβουλου κώδικα)

- SQL injection  (εμβόλιμος κώδικας SQL)

- Path disclosure (αποκάλυψη στοιχείων της εγκατάστασης)

- Cross-site tracing (αντιγραφή ‘ευαίσθητων’ πληροφοριών από ΗΤΤP headers)

Παρακάτω περιγράφουμε πώς ενεργοποιούνται κενά ασφάλειας των παραπάνω τύπων και περιγράφουμε τρόπους αντιμετώπισης για κάθε κατηγορία.

### 8.2.1 Cross-site scripting (CSS ή XSS)

Ένα πρόβλημα ασφάλειας τέτοιου τύπου προκύπτει  από τον ελλιπή έλεγχο των δεδομένων που εισάγει ο χρήστης σε φόρμες html πριν τα δεδομένα αυτά επιστρέψουν σε κάποιο άλλο web browser. Με αυτό τον τρόπο, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το server προκειμένου να τρέξει κακόβουλα scripts στον υπολογιστή ενός ανυποψίαστου χρήστη που επισκέπτεται σελίδες στο server που εμπιστεύεται. Λεπτομέρειες για το πώς διενεργούνται επιθέσεις αυτού του τύπου μπορεί να δει κανείς στο [RaFa01]. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα όπου μπορεί να λάβει χώρα ένα CSS στο PHP-Nuke:

- Σε κάποια φόρμα αναζήτησης ένας χρήστης μπορεί να εισάγει, για παράδειγμα:

<script>alert(document.cookie);</script>

Το κείμενο αναζήτησης δεν ελέγχεται και το script εκτελείται στον browser του

χρήστη

- Σε κάποια φόρμα ο  χρήστης τυπώνει:

<a href="http://" onclick="alert(’test’)">http://" onclick="alert(’test’)</a>

Ενώ τα tags ελέγχονται και αφαιρούνται, ο έλεγχος στα πεδία =“ ” δεν είναι επαρκής με αποτέλεσμα να μπορεί να εκτελεστεί το παραπάνω script

Έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις του προβλήματος CSS στο PHP-Nuke (βλ. http://www.secunia.com/advisories/8662/) , οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν το φόρουμ όπου οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα, ένα module που εμείς δεν έχουμε ενεργοποιήσει στο site.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων κενών ασφάλειας απαιτείται ο έλεγχος όλων των δεδομένων που μπορεί να εισάγει ο χρήστης, η απαγόρευση εισαγωγής κώδικα html στις φόρμες και ο περιορισμός της υποβολής δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα σημεία.

### 8.2.2 SQL injection

SQL injection έχουμε όταν κάποιος καταφέρει να μετατρέψει μια επερώτηση προς τη βάση δεδομένων, έτσι ώστε να επιστρέψει ευαίσθητες πληροφορίες. Ένα τυπικό σενάριο επίθεσης τέτοιου τύπου είναι το ακόλουθο: κάποιο script χρησιμοποιεί ένα sql query, για παράδειγμα το:

SELECT active FROM _modules WHERE title=’module’

προκειμένου να πάρει την τιμή του πεδίου ‘active’ από τον πίνακα ‘_modules’. Aν η τιμή της μεταβλητής ‘module’ λαμβάνεται από τη url ή από κάποια φόρμα εισαγωγής δεδομένων χρήστη και δεν ελέγχεται σωστά, κάποιος χρήστης θα μπορούσε να δώσει την ακόλουθη τιμή για τη μεταβλητή :

’ UNION ALL SELECT pwd FROM _authors WHERE "=’

με συνέπεια, το query που εκτελείται τελικά να είναι το εξής:

SELECT active FROM ".$prefix."_modules

WHERE title=" UNION ALL SELECT pwd FROM _authors WHERE "="

το οποίο επιστρέφει τους κωδικούς πρόσβασης όλων των διαχειριστών! Έχουν αναφερθεί αρκετά περιστατικά SQL injection για το PHP-Nuke (http://www.secunia.com/advisories/8144/ ), που οφείλονται σε ελλιπή έλεγχο των μεταβλητών πριν αυτές χρησιμοποιηθούν σε επερωτήσεις προς τη βάση.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατηγορίας επιθέσεων απαιτείται ο έλεγχος όλων των μεταβλητών που εισάγονται σε επερωτήσεις SQL και η ο έλεγχος χρήσης του όρου ‘UNION’ στη δοσμένη URL, που δηλώνει ότι κάποιος χρήστης προσπαθεί να επιτεθεί στην εφαρμογή μας με εμβόλιμο κώδικα SQL. Στην περίπτωση που βρεθεί η χρήση του όρου το πρόγραμμά μας τερματίζει με την εμφάνιση ενός μηνύματος στον επίδοξο hacker.

Περισσότερα στοιχεία για επιθέσεις τέτοιου τύπου μπορεί να αναζητήσεις κανείς στη βιβλιογραφία:  [Anle02], [SPI02].

### 8.2.3 Path disclosure

Σε επιθέσεις τέτοιου τύπου ένας χρήστης προσπαθεί να μάθει στοιχεία για την εγκατάσταση του PHP-Nuke (όπως το μονοπάτι εγκατάστασης) ή στοιχεία από το σχήμα της βάσης δεδομένων, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα στη συνέχεια να εκτελέσει κάποια άλλη επίθεση. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να δώσει τιμή σε μια μεταβλητή που δεν ελέγχεται από το πρόγραμμα, και η οποία να καταφέρει να προκαλέσει σφάλμα στη εκτέλεση του προγράμματος και την εμφάνιση ενός μηνύματος της PHP στην παραγόμενη σελίδα, όπως :

Fatal error: Cannot redeclare theindex() in

/mnt/be1/02/w3/htdocs/www.yoursite.net/index.php

on line 7

Η πληροφορία αυτή μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε κακόβουλους χρήστες και για αυτό πρέπει να αποτρέπεται η εμφάνιση τέτοιων μηνυμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει απλά με την απενεργοποίηση της εμφάνισης μηνυμάτων από τον interpreter της PHP, όταν συμβαίνει κάποιο σφάλμα στα scripts. Επίσης, πρέπει να γίνεται καλύτερος έλεγχος των τιμών που μπορεί περάσει ένας χρήστης σε μεταβλητές του προγράμματος, κάτι το οποίο ισχύει για την αποτροπή όλων τύπων επιθέσεων.

### 8.2.4 Cross-site tracing(XST)

Επιθέσεις τέτοιου τύπου εκμεταλλεύονται κενά ασφάλειας του ΜS IIS και του Αpache προκειμένου να διαβάσουν τις επικεφαλίδες πακέτων HTTP και να αποκτήσουν έτσι κρίσιμα διαπιστευτήρια ασφάλειας που ανταλλάσσονται μεταξύ τους server και του web browser του χρήστη.

Αν και οι επιθέσεις αυτές δεν αφορούν σφάλματα στον κώδικα της εφαρμογής PHP-Nuke, τα αναφέρουμε εδώ καθώς η εφαρμογή στηρίζεται  σε cookies για την πιστοποίηση του διαχειριστή και των χρηστών, οπότε αν η πληροφορία αυτή  υποπέσει σε κάποιο κακόβουλο χρήστη, αυτός μπορεί να εισέλθει στο σύστημα με την ιδιότητα του διαχειριστή, για όση διάρκεια είναι ενεργό το cookie (μία ώρα).

Για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων προσθέτουμε τις ακόλουθες γραμμές κώδικα στο configuration file του Apache server:

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRACE

RewriteRule .* - [F]

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ο MS IIS μπορεί να απενεργοποιηθεί η χρήση των πρωτοκόλλων TRACE και TRACK, οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούν το συγκεκριμένο κενό ασφάλειας.

Οι επιθέσεις τύπου XST περιγράφονται αναλυτικά στη βιβλιογραφία: [Gros03] και στο δικρτυακό τόπο:  http://www.kb.cert.org/vuls/id/867593.

## 8.3 Προστασία από επιθέσεις

Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει απόλυτα ασφαλές σύστημα, όσο αφορά τα συστήματα λογισμικού. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο για συστήματα που συνδέονται στο Internet και λαμβάνουν δεδομένα από online χρήστες. Επίσης, καθώς τα συστήματα που χρησιμοποιούμε -και ιδιαίτερα το PHP-Nuke, είναι Ανοικτού Κώδικα, είναι πιο εύκολο για κακόβουλους χρήστες να ανακαλύψουν κενά ασφάλειας στο κώδικα και να τα εκμεταλλευτούν.

Παρακάτω περιγράφουμε ορισμένους τρόπους για να καταστήσουμε το σύστημα μας πιο ασφαλές και να αποτρέψουμε επιθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του site.

### 8.3.1 Ενημερώσεις προγραμμάτων

Όλα τα προγράμματα λογισμικού ανακοινώνουν κατά καιρούς ενημερωμένες εκδόσεις ή συμπληρωματικά προγράμματα, τα οποία επιδιορθώνουν σφάλματα και κενά ασφάλειας. Το PHP-Nuke δεν αποτελεί εξαίρεση και αρκετά συχνά ανακοινώνονται βελτιωμένες εκδόσεις στις σελίδες δικτυακών τόπων που αφορούν το PHP-Nuke. Ο διαχειριστής του PHP-Nuke θα πρέπει να ενημερώνεται για βελτιώσεις του προγράμματος από τις παρακάτω σελίδες και να ακολουθεί  τις οδηγίες για την εφαρμογή τους:

http://phpnuke.org/

http://www.nukecops.com/

http://www.nukeresources.com/

http://www.nukesecurity.com/

Η έκδοση του PHP-Νuke που παραδίδουμε περιέχει όλες τις τελευταίες επιδιορθώσεις που αφορούν επιπρόσθετους ελέγχους όλων των μεταβλητών που εισάγονται σε φόρμες ή μέσω της διεύθυνσης url και έλεγχο για την πρόσβαση στα scripts που αφορούν διαχειριστικές εργασίες. Έτσι αν και η έκδοση που χρησιμοποιήσαμε είναι η 7.5, ο κώδικας είναι σχεδόν ταυτόσημος με αυτόν της τελευταίας έκδοσης 7.6.

Όπως για το PHP-Nuke, έτσι και για τα υπόλοιπα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή πρέπει να παρακολουθούνται και να εφαρμόζονται οι βελτιώσεις που ανακοινώνονται στους σχετικούς δικτυακούς τόπους:

http://www.apache.org  (Για τον Αpache server)

http://www.mysql.com  (Για τον ΜySQL server)

http://www.php.net και http://phpsec.org/  (Για την PHP)

Oι εκδόσεις των Αpache, MySQL, PHP είναι οι τελευταίες, σταθερές εκδόσεις που διατίθονται στους δικτυακούς τόπους του κάθε προγράμματος.

Επίσης σε δικτυακούς τόπους, όπως του CERT (http://www.cert.org/) ανακοινώνονται σε καθημερινή βάση προβλήματα ασφάλειας που ανακαλύπτονται και μπορούν να αφορούν και τη δική μας εγκατάσταση.

### 8.3.2 Μέτρα ασφάλειας σχετικά με το PHP-Nuke

Εκτός από τη χρήση της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος ακολουθήθηκαν τα παρακάτω μέτρα για τον περιορισμό προβλημάτων ασφάλειας:

- Απενεργοποιήθηκαν και διαγράφηκαν όλα τα modules και τα blocks του προγράμματος που δεν χρησιμοποιούνται, όπως για παράδειγμα το Forum, που είναι αρκετά ευπαθές σε επιθέσεις ασφάλειας. Eλαττώσαμε στο ελάχιστο δυνατό τα σημεία όπου ένας επισκέπτης μπορεί να εισάγει στοιχεία σε φόρμες και αποτρέψαμε τη δυνατότητα εισαγωγής κώδικα HTML. Eπίσης δεν επιτρέπεται η αποστολή αρχείων στο server και η αποστολή email μέσω του προγράμματος.

- Ελέγχθηκαν όλες οι μεταβλητές του προγράμματος κατά την εισαγωγή και εξαγωγή τους από τη βάση.

- Η διάρκεια ισχύος ενός cookie ελαττώθηκε από τους 2 μήνες στη μία ώρα. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση του διαχειριστή, μετά την επιτυχημένη πρόσβασή του στο σύστημα διαχείρισης, προκειμένου να μην απαιτείται αυτός να επανεισάγει διαρκώς τον κωδικό του.

- Βασικά αρχεία για την εγκατάσταση και τη διαχείριση μετονομάστηκαν ή μεταφέρθηκαν εκτός του καταλόγου εξυπηρέτησης web σελίδων του Apache server. Για παράδειγμα, αντί να κρατάμε το αρχείο ‘config.php’ (που περιέχει πληροφορίες για την εγκατάσταση του PHP-Nuke και τη σύνδεση με τον SQL server) στο root directory του PHP-Nuke, το μεταφέραμε σε directory που δεν εξυπηρετεί ο Αpache. Έπειτα δημιουργήσαμε ένα νέο αρχείο ‘config.php’ στο root directory το οποίο περιέχει μόνο την οδηγία για το πού βρίσκεται το αρχικό ‘config.php’.

- Διαγράψαμε το αρχείο nuke.sql, το οποίο απαιτείται μόνο για την αρχική εγκατάσταση του PHP-Nuke.

- Αλλάξαμε τα δικαιώματα πρόσβασης στους φακέλους και τα αρχεία ως εξής:

  - config.php: 666

  - φάκελοι:755

  - υπόλοιπα αρχεία: 644

- Προσθέσαμε στον πίνακα ‘_banned_ip’, όπου αποθηκεύονται διευθύνσεις IP για τις οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση στο site (βλ. σχήμα SQL, Κεφ. 7), ορισμένες διευθύνσεις από τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι ξεκινούν επιθέσεις προς δικτυακούς τόπους που χρησιμοποιούν το PHP-Nuke. H λίστα με τις διευθύνσεις αυτές βρέθηκε στις δικτυακές κοινότητες που ασχολούνται  με την ασφάλεια του PHP-Nuke.

### 8.3.3 Μέτρα ασφάλειας σχετικά με το περιβάλλον της PHP

- Η παράμετρος της PHP ‘magic_quotes’ τέθηκε ίση με ‘ΟΝ’. Αυτό προκαλεί την αυτόματη προσθήκη ενός ‘\’ πριν από κάθε ειδικό χαρακτήρα, όπως οι: ‘, ”, \. Έτσι αφαιρείται η ειδική σημασία των χαρακτήρων αυτών και πλέον στις φόρμες και στο url μεταφέρονται «αθώα» strings.

- Η παράμετρος ‘register_globals’ τέθηκε ίση με ‘OFF’. H παράμετρος αυτή, όντας ‘ON’ κάνει ορατές στο scope του script όλες τις μεταβλητές που στέλνονται μέσω των μεθόδων GET και POST, κάτι αρκετά επισφαλές.

- H παράμετρος ‘display_errors’ τέθηκε ίση με ‘ΟFF’ μετά την επιτυχή εγκατάσταση του συστήματος, προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση σφαλμάτων, που αποκαλύπτει στοιχεία για το περιβάλλον της εγκατάστασης (Path disclosure attack)

### 8.3.4 Μέτρα ασφάλειας σχετικά με τον Apache

- Σε κάθε φάκελο για τον οποίο  θέλαμε να απαγορεύσουμε την είσοδο στους web browserς, τοποθετήθηκε ένα αρχείο .htaccess, το οποίο περιέχει την οδηγία ‘deny from all’, δηλαδή απαγορεύει την είσοδο σε όλους, επιστρέφοντας στον browser το μήνυμα λάθους ‘403-Forbidden’

- Eιδικά στον φάκελο που περιέχει τα αρχεία προς ανάκτηση,  στα οποία θέλουμε να έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας, το αρχείο ‘.htaccess’ περιείχε τις ακόλουθες οδηγίες προς τον Apache:

AuthName "Please enter a valid central.ntua.gr username/password combination"

AuthType Basic

AuthLDAPURl ldap://ldap.ntua.gr:389/dc=ntua,dc=gr?uid

require valid-user

Αυτό προκαλεί την εμφάνιση ενός παραθύρου για την εισαγωγή του ονόματος και του κωδικού χρήστη, τα οποία έπειτα συγκρίνονται με αυτά που τηρούνται στον LDAP server του Πολυτεχνείου, στη διεύθυνση:  ldap://ldap.ntua.gr. Αν ο LDAP server αποκριθεί θετικά επιτρέπεται η πρόσβαση του χρήστη και το πιστοποιητικό πρόσβασης ισχύει για όλη τη διάρκεια της συνόδου μέχρι ο χρήστης να κλείσει το web browser του. Αλλιώς απαγορεύεται η πρόσβαση και εμφανίζεται μήνυμα μη επιτρεπόμενης πρόσβασης.

# 9

# Μελλοντικές Επεκτάσεις-Αλλαγές

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε την εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την τελική «δημοσίευση» του site και παρουσιάζουμε κάποιες ιδέες για μελλοντικές επεκτάσεις της εφαρμογής ή αλλαγές που μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση του κώδικα της εφαρμογής.

## 9.1 Εισαγωγή δεδομένων στη Βάση

Ο κώδικας της εφαρμογής παραδίδεται σε πλήρως λειτουργική μορφή και δοκιμάστηκε εκτενώς για την ανακάλυψη τυχόν σφαλμάτων και τη διόρθωσή τους.

Από το σημείο αυτό και μετά πρέπει να εισαχθούν στη βάση δεδομένων τα δεδομένα του site, στα οποία θέλουμε να έχουν πρόσβαση οι φοιτητές, και συγκεκριμένα:

- στον τομέα των «Μαθημάτων», ο οποίος χειρίζεται από το module ‘Content’ , πρέπει να εισάγουμε όλο το πλήθος των πληροφοριών που θέλουμε να εμφανίζεται για κάθε μάθημα. Στο link: http://path-to-PHPNuke/admin.php?op=content, βρίσκεται η σελίδα για την εισαγωγή των δεδομένων αυτών στη βάση και την μετέπειτα επεξεργασία τους. Τα περιεχόμενα χωρίζονται σε κατηγορίες, όπου κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα διδασκόμενα μάθημα. Επίσης μπορεί να προστεθεί υλικό το οποίο δεν ανήκει σε κάποια κατηγορία, για παράδειγμα πληροφορίες κοινές για όλα τα μαθήματα.

- στον τομέα των ‘Ανακτήσεων’ (Downloads), o οποίος χειρίζεται από το ομώνυμο module, πρέπει να εισάγουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα αρχεία που δίνονται προς ανάκτηση, προκειμένου να βοηθηθεί ο χρήστης στην εύρεση του αρχείου που τον ενδιαφέρει. Επειδή, ο αριθμός των αρχείων είναι πολύ μεγάλος (πάνω από 3000) η διαδικασία αυτοματοποιήθηκε λίγο με την δημιουργία ενός script, το οποίο διαβάζει τα αρχεία ενός καταλόγου και εισάγει στη βάση δεδομένων όσες πληροφορίες μπορεί να εξάγει από τα μετα-δεδομένα που τυχόν έχει το αρχείο αυτό. Το script αυτό δίνεται στον οπτικό δίσκο μαζί με οδηγίες για τη χρησιμοποίησή του Παραμένει βεβαία η εργασία της δημιουργίας των κατηγοριών κα υποκατηγοριών όπου ανήκουν τα αρχεία καθώς και η εισαγωγή πληροφοριών για τα αρχεία που δεν έχουν μετα-δεδομένα. (link: http://path-to-PHPNuke/admin.php?op=downloads)

- το ίδιο πρέπει να γίνει για τον τομέα των ‘Δικτυακών Συνδέσμων’(Web Links), αν και εδώ δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία και δεν απαιτείται αυτοματοποίηση. (link:   http://path-to-PHPNuke/admin.php?op=Links)

- τέλος μπορούν να προστεθούν οι πρώτες ανακοινώσεις, που θα ενημερώνουν τους φοιτητές για τη λειτουργία και τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου. (link: http://localhost/MyNuke75/admin.php?op=adminStory)

## 9.2 Προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις - προσθήκες

### 9.2.1 Βελτίωση του κώδικα

Ο κώδικας έχει ελεγχθεί διεξοδικά για τυχόν σφάλματα, αλλά θα μπορούσε να γίνει πιο συγκροτημένος και δομημένος. Πιο συγκεκριμένα μπορούν:

- να οριστούν περισσότερες συναρτήσεις οι οποίες θα αναλάβουν την διενέργεια λειτουργιών που επαναλαμβάνονται συχνά στον κώδικα και τον κάνουν πιο δυσανάγνωστο

- να χρησιμοποιηθούν περισσότερο αντικειμενοστραφή χαρακτηριστικά. Η δημιουργία κλάσεων και μεθόδων θα καθιστούσε ορισμένα κομμάτια κώδικα πιο εύκολο να επαναχρησιμοποιηθούν

- να ξεχωρίσει ο κώδικας της PHP από τον κώδικα HTML. Για παράδειγμα αντί να γράφουμε:

echo "<html>\n";

echo "<head>\n";

echo "<title>$sitename $pagetitle</title>\n";

θα ήταν πιο ευανάγνωστο αν γράφαμε:

<html>

<head>

<title> <?php $sitename $pagetitle ?> </title>

### 9.2.2 Βελτίωση αναζήτησης στο site

Η λειτουργία της αναζήτησης (Search) στο site είναι ιδιαίτερα περιορισμένη αφού περιλαμβάνει μόνο τα περιεχόμενα των modules: News, Downloads και Web Links. Εκτός από το να συμπεριληφθεί και ο τομέας των Μαθημάτων πρέπει να εκλεπτυνθεί η μηχανή αναζήτησης προκειμένου να μπορούν να αναζητηθούν συνδυασμοί λέξεων με λογικά κριτήρια (AND, OR) και επίσης να προστεθούν διάφορα πεδία αναζήτησης, ώστε να μπορεί ο χρήστης να αναζητεί αρχεία με βάση των συγγραφέα τους ή τη χρονολογία συγγραφής τους ή τον τύπο του αρχείου ή κάποιο συνδυασμό των παραπάνω.

### 9.2.3 Έλεγχος πρόσβασης χρηστών / διαχειριστών με ΙP λίστες πρόσβασης

Αν και δίνεται ήδη η δυνατότητα απαγόρευσης της εισόδου σε χρήστες με συγκεκριμένη IP διεύθυνση (μέσω της λειτουργίας ‘Ban an IP’, που αποθηκεύει αποκλεισμένες διευθύνσεις στον πίνακα ‘_banned_ip’) η λειτουργία αυτή θα μπορούσε να γίνει πιο χρήσιμη αν μπορούσαν να οριστούν λίστες πρόσβασης (access lists), οι οποίες να επιτρέπουν την πρόσβαση στο site σε ορισμένες μόνο περιοχές διευθύνσεων ΙP (για παράδειγμα, τις διευθύνσεις που δίνει το Πολυτεχνείο ή οι παροχείς δικτυακών υπηρεσιών στην Ελλάδα) και να απαγορευτούν όλες οι υπόλοιπες.

### 9.2.4 Βελτίωση script για μαζική εισαγωγή των αρχείων προς ανάκτηση

Όπως είπαμε και προηγουμένως απαιτείται η αυτοματοποίηση- μέσω της χρήσης ενός script- για να εισαχθούν στη βάση οι πληροφορίες για το σύνολο των αρχείων που  δίνονται προς download. Το script αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να αναζητά πληροφορίες σε όλους τους φακέλους αναδρομικά και επίσης να μετονομάζει τα αρχεία που διαβάζει ώστε να έχουν κάποιο ευνόητο τίτλο. Μια άλλη απαίτηση από το script αυτό θα ήταν να προσπαθεί να δημιουργήσει πληροφορίες για όσα αρχεία δεν έχουν μετα-δεδομένα. Για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τις πρώτες γραμμές του εγγράφου προκειμένου να «καταλάβει» τον τίτλο που πραγματεύεται το έγγραφο. Δυστυχώς για τα εκτελέσιμα αρχεία δεν μπορεί να επέμβει το script και η προσθήκη πληροφοριών στη βάση πρέπει να γίνει από τον διαχειριστή.

### 9.2.5 Επιπρόσθετες δυνατότητες χρηστών

Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο της ασφάλειας, πολλές δυνατότητες του PHP-Nuke, όπως η δημιουργία Φόρουμ απόψεων και η δυνατότητα αποστολής αρχείων στο server, απενεργοποιήθηκαν ώστε να προστατευθεί η ασφάλεια της εφαρμογής. Αν όμως κάποια στιγμή προκύψει η απαίτηση προσθήκης μιας τέτοιας υπηρεσίας, θα πρέπει να προστεθεί το αντίστοιχο module και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εγκατάσταση της πιο ασφαλής έκδοσης και η επιπρόσθετη μελέτη του κώδικα για κενά ασφάλειας και την απενεργοποίηση όσων χαρακτηριστικών δεν είναι αναγκαία.

# 10

# Βιβλιογραφία

[Anle02]	Chris Anley, “Advanced SQL Injection In SQL Server Applications”, 2002,

(http://www.nextgenss.com/papers/advanced_sql_injection.pdf)

[CoOd01]          K. G. Coffman and A. M. Odlyzko, “Growth of the Internet”, AT&T Labs –

Research, July 2001

(http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/doc/oft.internet.growth.pdf)

[Ecke95] 	Eckerson, Wayne W.,“Three Tier Client/Server Architecture: Achieving

Scalability, Performance and Efficiency in Client Server Applications.”,

January 1995

[ElNa01]	R. Elmasri – S.B. Navathe (ΜΤΦ Μ. Χατζόπουλος), “Θεμελιώδεις Αρχές

Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων”,  Εκδ. Δίαυλος, 2001

[Lee00] 	Τim Berners-Lee, “Weaving the Web : The Original Design and Ultimate

Destiny of the World Wide Web by its Inventor”, 2000

[RFC2616]        “Hypertext Tranfer Protocol -HTTP/1.1”

(http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.txt),

# [Rafa01]	Jason Rafail, “Cross-Site Scripting Vulnerabilities”, CERT Coordination

# Center, 2001

(http://www.cert.org/archive/pdf/cross_site_scripting.pdf )

[SPI02]   	 “SQL Injection- Are Your Web Applications Vulnerable?”, SPI Dynamics,

Inc.,2002

(http://www.spidynamics.com/papers/SQLInjectionWhitePaper.pdf)

[Wain99] 	Peter Wainwright, “Professional Apache”, Wrox Press Inc., 1999

[WiDa04]	Hugh E. Williams and David Lane, “Web Database Applications with PHP

and MySQL, 2d Edition”, O’Reilly Media Inc, 2004

[Gros03]	Jeremiah Grossman, “CROSS-SITE TRACING (XST)”, 2003

(http://www.cgisecurity.com/whitehat-mirror/WhitePaper_screen.pd)

## Σύνδεσμοι στο Internet (Web Links)

Open Source:

www.opensource.org

Apache:

http://httpd.apache.org/docs-project/

MySQL:

http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/index.html

CMS:

http://www.cmsinfo.org/

www.opensourcecms.com

PHP:

http://www.php.net/docs.php

http://www.zend.com/store/products/zend-engine.php

PHP-Nuke:

http://www.phpnuke.org/modules.php?name=PHP-Nuke_HOWTO

### Παράρτημα Α

Το περιβάλλον εγκατάστασης της PHP (από phpinfo())

PHP Version 4.3.9

| System | Linux perikles 2.4.14 #1 Mon Nov 12 11:25:00 GMT 2001 sparc64 |
| --- | --- |
| Build Date | Nov 18 2004 15:40:54 |
| Configure Command | './configure' '--with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs' |
| Server API | Apache 2.0 Handler |
| Virtual Directory Support | disabled |
| Configuration File (php.ini) Path | /usr/local/lib/php.ini |
| PHP API | 20020918 |
| PHP Extension | 20020429 |
| Zend Extension | 20021010 |
| Debug Build | no |
| Thread Safety | disabled |
| Registered PHP Streams | php, http, ftp |

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies

# PHP Credits

# Configuration

## PHP Core

| Directive | Local Value | Master Value |
| --- | --- | --- |
| allow_call_time_pass_reference | On | On |
| allow_url_fopen | On | On |
| always_populate_raw_post_data | Off | Off |
| arg_separator.input | & | & |
| arg_separator.output | & | & |
| asp_tags | Off | Off |
| auto_append_file | no value | no value |
| auto_prepend_file | no value | no value |
| browscap | no value | no value |
| default_charset | iso-8859-7 | iso-8859-7 |
| default_mimetype | text/html | text/html |
| define_syslog_variables | Off | Off |
| disable_classes | no value | no value |
| disable_functions | no value | no value |
| display_errors | On | On |
| display_startup_errors | Off | Off |
| doc_root | no value | no value |
| docref_ext | no value | no value |
| docref_root | no value | no value |
| enable_dl | On | On |
| error_append_string | no value | no value |
| error_log | no value | no value |
| error_prepend_string | no value | no value |
| error_reporting | 2039 | 2039 |
| expose_php | On | On |
| extension_dir | ./ | ./ |
| file_uploads | On | On |
| gpc_order | GPC | GPC |
| highlight.bg | #FFFFFF | #FFFFFF |
| highlight.comment | #FF8000 | #FF8000 |
| highlight.default | #0000BB | #0000BB |
| highlight.html | #000000 | #000000 |
| highlight.keyword | #007700 | #007700 |
| highlight.string | #DD0000 | #DD0000 |
| html_errors | On | On |
| ignore_repeated_errors | Off | Off |
| ignore_repeated_source | Off | Off |
| ignore_user_abort | Off | Off |
| implicit_flush | Off | Off |
| include_path | .:/usr/local/lib/php | .:/usr/local/lib/php |
| log_errors | Off | Off |
| log_errors_max_len | 1024 | 1024 |
| magic_quotes_gpc | On | On |
| magic_quotes_runtime | Off | Off |
| magic_quotes_sybase | Off | Off |
| max_execution_time | 30 | 30 |
| max_input_time | 60 | 60 |
| open_basedir | no value | no value |
| output_buffering | no value | no value |
| output_handler | no value | no value |
| post_max_size | 8M | 8M |
| precision | 12 | 12 |
| register_argc_argv | On | On |
| register_globals | Off | Off |
| report_memleaks | On | On |
| safe_mode | Off | Off |
| safe_mode_exec_dir | no value | no value |
| safe_mode_gid | Off | Off |
| safe_mode_include_dir | no value | no value |
| sendmail_from | no value | no value |
| sendmail_path | /usr/sbin/sendmail -t -i | /usr/sbin/sendmail -t -i |
| serialize_precision | 100 | 100 |
| short_open_tag | On | On |
| SMTP | localhost | localhost |
| smtp_port | 25 | 25 |
| sql.safe_mode | Off | Off |
| track_errors | Off | Off |
| unserialize_callback_func | no value | no value |
| upload_max_filesize | 2M | 2M |
| upload_tmp_dir | no value | no value |
| user_dir | no value | no value |
| variables_order | EGPCS | EGPCS |
| xmlrpc_error_number | 0 | 0 |
| xmlrpc_errors | Off | Off |
| y2k_compliance | On | On |

## apache2handler

| Apache Version | Apache/2.0.52 (Unix) mod_ssl/2.0.52 OpenSSL/0.9.6b PHP/4.3.9 |
| --- | --- |
| Apache API Version | 20020903 |
| Server Administrator | you@your.address |
| Hostname:Port | perikles.medialab.ece.ntua.gr:0 |
| User/Group | nobody(65534)/-1 |
| Max Requests | Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100 |
| Timeouts | Connection: 300 - Keep-Alive: 15 |
| Virtual Server | No |
| Server Root | /usr/local/apache2 |
| Loaded Modules | core mod_access mod_auth util_ldap mod_auth_ldap mod_include mod_log_config mod_env mod_mime_magic mod_setenvif mod_ssl prefork http_core mod_mime mod_status mod_autoindex mod_asis mod_cgi mod_negotiation mod_dir mod_imap mod_actions mod_userdir mod_alias mod_so sapi_apache2 |

| Directive | Local Value | Master Value |
| --- | --- | --- |
| engine | 1 | 1 |
| last_modified | 0 | 0 |
| xbithack | 0 | 0 |

## Apache Environment

| Variable | Value |
| --- | --- |
| HTTP_ACCEPT | image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-powerpoint, application/vnd.ms-excel, application/msword, application/x-shockwave-flash, */* |
| HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | el |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, deflate |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| HTTP_HOST | 147.102.16.20 |
| HTTP_CONNECTION | Keep-Alive |
| HTTP_COOKIE | lang=greek |
| PATH | /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| SERVER_SIGNATURE | <address>Apache/2.0.52 (Unix) mod_ssl/2.0.52 OpenSSL/0.9.6b PHP/4.3.9 Server at 147.102.16.20 Port 80</address> |
| SERVER_SOFTWARE | Apache/2.0.52 (Unix) mod_ssl/2.0.52 OpenSSL/0.9.6b PHP/4.3.9 |
| SERVER_NAME | 147.102.16.20 |
| SERVER_ADDR | 147.102.16.20 |
| SERVER_PORT | 80 |
| REMOTE_ADDR | 147.102.230.161 |
| DOCUMENT_ROOT | /usr/local/apache2/htdocs |
| SERVER_ADMIN | you@your.address |
| SCRIPT_FILENAME | /usr/local/apache2/htdocs/phpinfo.php |
| REMOTE_PORT | 4675 |
| GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 |
| REQUEST_METHOD | GET |
| QUERY_STRING | no value |
| REQUEST_URI | /phpinfo.php |
| SCRIPT_NAME | /phpinfo.php |

## HTTP Headers Information

| HTTP Request Headers |
| --- |
| HTTP Request | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| Accept | image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-powerpoint, application/vnd.ms-excel, application/msword, application/x-shockwave-flash, */* |
| Accept-Language | el |
| Accept-Encoding | gzip, deflate |
| User-Agent | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| Host | 147.102.16.20 |
| Connection | Keep-Alive |
| Cookie | lang=greek |
| HTTP Response Headers |
| X-Powered-By | PHP/4.3.9 |
| Keep-Alive | timeout=15, max=100 |
| Connection | Keep-Alive |
| Transfer-Encoding | chunked |
| Content-Type | text/html; charset=iso-8859-7 |

## ctype

| ctype functions | enabled |
| --- | --- |

## mysql

| MySQL Support | enabled |
| --- | --- |
| Active Persistent Links | 0 |
| Active Links | 0 |
| Client API version | 3.23.49 |
| MYSQL_MODULE_TYPE | builtin |
| MYSQL_SOCKET | /var/lib/mysql/mysql.sock |
| MYSQL_INCLUDE | no value |
| MYSQL_LIBS | no value |

| Directive | Local Value | Master Value |
| --- | --- | --- |
| mysql.allow_persistent | On | On |
| mysql.connect_timeout | 60 | 60 |
| mysql.default_host | no value | no value |
| mysql.default_password | no value | no value |
| mysql.default_port | no value | no value |
| mysql.default_socket | no value | no value |
| mysql.default_user | no value | no value |
| mysql.max_links | 20 | 20 |
| mysql.max_persistent | Unlimited | Unlimited |
| mysql.trace_mode | Off | Off |

## overload

| User-Space Object Overloading Support | enabled |
| --- | --- |

## pcre

| PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support | enabled |
| --- | --- |
| PCRE Library Version | 4.5 01-December-2003 |

## posix

| Revision | $Revision: 1.51.2.2 $ |
| --- | --- |

## session

| Session Support | enabled |
| --- | --- |
| Registered save handlers | files user |

| Directive | Local Value | Master Value |
| --- | --- | --- |
| session.auto_start | Off | Off |
| session.bug_compat_42 | On | On |
| session.bug_compat_warn | On | On |
| session.cache_expire | 180 | 180 |
| session.cache_limiter | nocache | nocache |
| session.cookie_domain | no value | no value |
| session.cookie_lifetime | 0 | 0 |
| session.cookie_path | / | / |
| session.cookie_secure | Off | Off |
| session.entropy_file | no value | no value |
| session.entropy_length | 0 | 0 |
| session.gc_divisor | 100 | 100 |
| session.gc_maxlifetime | 1440 | 1440 |
| session.gc_probability | 1 | 1 |
| session.name | PHPSESSID | PHPSESSID |
| session.referer_check | no value | no value |
| session.save_handler | files | files |
| session.save_path | /tmp | /tmp |
| session.serialize_handler | php | php |
| session.use_cookies | On | On |
| session.use_only_cookies | Off | Off |
| session.use_trans_sid | Off | Off |

## standard

| Regex Library | Bundled library enabled |
| --- | --- |
| Dynamic Library Support | enabled |
| Path to sendmail | /usr/sbin/sendmail -t -i |

| Directive | Local Value | Master Value |
| --- | --- | --- |
| assert.active | 1 | 1 |
| assert.bail | 0 | 0 |
| assert.callback | no value | no value |
| assert.quiet_eval | 0 | 0 |
| assert.warning | 1 | 1 |
| auto_detect_line_endings | 0 | 0 |
| default_socket_timeout | 60 | 60 |
| safe_mode_allowed_env_vars | PHP_ | PHP_ |
| safe_mode_protected_env_vars | LD_LIBRARY_PATH | LD_LIBRARY_PATH |
| url_rewriter.tags | a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset= | a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset= |
| user_agent | no value | no value |

## tokenizer

| Tokenizer Support | enabled |
| --- | --- |

## xml

| XML Support | active |
| --- | --- |
| XML Namespace Support | active |
| EXPAT Version | 1.95.6 |

## Additional Modules

Module Name

## Environment

| Variable | Value |
| --- | --- |
| PWD | / |
| HOSTNAME | (none) |
| CONSOLE | /dev/console |
| LD_LIBRARY_PATH | /usr/local/apache2/lib: |
| PREVLEVEL | N |
| REDIRECT | /dev/tty1 |
| MACHTYPE | sparc-suse-linux |
| LINES | 56 |
| SHLVL | 3 |
| COLUMNS | 144 |
| SHELL | /bin/bash |
| HOSTTYPE | sparc |
| OSTYPE | linux |
| HOME | / |
| TERM | linux |
| PATH | /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| RUNLEVEL | S |
| INIT_VERSION | sysvinit-2.78 |
| _ | /usr/local/apache2/bin/httpd |

## PHP Variables

| Variable | Value |
| --- | --- |
| _REQUEST["lang"] | greek |
| _COOKIE["lang"] | greek |
| _SERVER["HTTP_ACCEPT"] | image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-powerpoint, application/vnd.ms-excel, application/msword, application/x-shockwave-flash, */* |
| _SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] | el |
| _SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] | gzip, deflate |
| _SERVER["HTTP_USER_AGENT"] | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| _SERVER["HTTP_HOST"] | 147.102.16.20 |
| _SERVER["HTTP_CONNECTION"] | Keep-Alive |
| _SERVER["HTTP_COOKIE"] | lang=greek |
| _SERVER["PATH"] | /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| _SERVER["SERVER_SIGNATURE"] | <address>Apache/2.0.52 (Unix) mod_ssl/2.0.52 OpenSSL/0.9.6b PHP/4.3.9 Server at 147.102.16.20 Port 80</address> |
| _SERVER["SERVER_SOFTWARE"] | Apache/2.0.52 (Unix) mod_ssl/2.0.52 OpenSSL/0.9.6b PHP/4.3.9 |
| _SERVER["SERVER_NAME"] | 147.102.16.20 |
| _SERVER["SERVER_ADDR"] | 147.102.16.20 |
| _SERVER["SERVER_PORT"] | 80 |
| _SERVER["REMOTE_ADDR"] | 147.102.230.161 |
| _SERVER["DOCUMENT_ROOT"] | /usr/local/apache2/htdocs |
| _SERVER["SERVER_ADMIN"] | you@your.address |
| _SERVER["SCRIPT_FILENAME"] | /usr/local/apache2/htdocs/phpinfo.php |
| _SERVER["REMOTE_PORT"] | 4675 |
| _SERVER["GATEWAY_INTERFACE"] | CGI/1.1 |
| _SERVER["SERVER_PROTOCOL"] | HTTP/1.1 |
| _SERVER["REQUEST_METHOD"] | GET |
| _SERVER["QUERY_STRING"] | no value |
| _SERVER["REQUEST_URI"] | /phpinfo.php |
| _SERVER["SCRIPT_NAME"] | /phpinfo.php |
| _SERVER["PHP_SELF"] | /phpinfo.php |
| _SERVER["PATH_TRANSLATED"] | /usr/local/apache2/htdocs/phpinfo.php |
| _SERVER["argv"] | Array ( ) |
| _SERVER["argc"] | 0 |
| _ENV["PWD"] | / |
| _ENV["HOSTNAME"] | (none) |
| _ENV["CONSOLE"] | /dev/console |
| _ENV["LD_LIBRARY_PATH"] | /usr/local/apache2/lib: |
| _ENV["PREVLEVEL"] | N |
| _ENV["REDIRECT"] | /dev/tty1 |
| _ENV["MACHTYPE"] | sparc-suse-linux |
| _ENV["LINES"] | 56 |
| _ENV["SHLVL"] | 3 |
| _ENV["COLUMNS"] | 144 |
| _ENV["SHELL"] | /bin/bash |
| _ENV["HOSTTYPE"] | sparc |
| _ENV["OSTYPE"] | linux |
| _ENV["HOME"] | / |
| _ENV["TERM"] | linux |
| _ENV["PATH"] | /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| _ENV["RUNLEVEL"] | S |
| _ENV["INIT_VERSION"] | sysvinit-2.78 |
| _ENV["_"] | /usr/local/apache2/bin/httpd |

## PHP License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.

# Παράρτημα Β

Λίστα των Οpen Source Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Web:

- Absolut Engine [1] (http://www.absolutengine.com/) (PHP, with MySQL)

- Aegir (previously Aegir CMS) (Midgard add-on)

- Apache Lenya (Apache Cocoon module)

- Ariadne

- Bitflux CMS [2] (http://www.bitflux.org/english/) (PHP 5)

- Burrokeet [3] (http://www.burrokeet.org/) (Eclipse and Apache Forrest)

- Bricolage (Perl on mod_perl, with PostgreSQL)

- Callisto [4] (http://www.callistocms.com/) (AxKit module)

- Campsite [5] (http://campsite.campware.org/) (Apache module, with MySQL)

- Cwiab [6] (http://www.shef.ca/projects/cwiab) (PHP, with [ADOdb]])

- CMSformE [7] (http://cmsforme.sourceforge.net/) (PHP)

- CocoBlog

- Cofax [8] (http://www.cofax.org/)

- Contenido [9] (http://www.contenido.de/)

- DBPrism CMS [10] (http://www.dbprism.com.ar/dbprism/doc/cms/CMS.html) (Apache Cocoon module, with Oracle database)

- Drupal [11] (http://drupal.org/) (PHP, with MySQL or PostgreSQL)

- e107 [12] (http://e107.org/) (PHP, with MySQL)

- eGroupWare [13] (http://egroupware.org/) (PHP, with ADOdb)

- Envolution [14] (http://www.envolution.com/) (PHP, with MySQL)

- Etomite [15] (http://www.etomite.org/)

- ezContents [16] (http://www.ezcontents.org/) (PHP, with MySQL)

- eZ publish [17] (http://ez.no/ez_publish/) (PHP, with MySQL)

- Geeklog [18] (http://www.geeklog.net/) (PHP, with MySQL)

- Hyperwave [19] (http://www.hyperwave.com/)

- Jahia CMS and Portal Server (Java on Windows NT, Linux, or Solaris, with HyperSonic SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server)

- Jaws [20] (http://www.jaws.com.mx/) (PHP, with MySQL or PostgreSQL)

- Jetbox CMS [21] (http://jetboxone.sourceforge.net/) (PHP, with MySQL)

- Komplete Lite

- Kontentor

- LifeCMS

- lucidCMS [22] (http://www.lucidcms.org/) (PHP, with MySQL)

- Mambo Open Source [23] (http://www.mamboserver.com/) (PHP, with MySQL)

- MediaWiki (PHP, with MySQL)

- MMBase [24] (http://www.mmbase.org/) (Java)

- MySource [25] (http://mysource.sociostecnologicos.com/)

- Nucleus CMS [26] (http://www.nucleuscms.org/) (PHP, with MySQL)

- Nuxeo CPS (CPS) [27] (http://www.cps-project.org/) (Zope product)

- OmegaCMS

- OpenCMS [28] (http://www.opencms.org/) (Java)

- PHP-Nuke [29] (http://www.phpnuke.org/) (PHP, with MySQL)

- PHP-Nuke VKP [30] (http://www.phpnuke-vkp.org/) (PHP, with MySQL)

- PhpWCMS [31] (http://www.phpwcms.de/) (PHP, with MySQL)

- phpWebSite [32] (http://phpwebsite.appstate.edu/) (PHP, with MySQL)

- phpSlash

- phpCMS (PHP)

- Plone [33] (http://plone.org/) (Zope product)

- PmWiki [34] (http://pmwiki.org/) (PHP)

- Postnuke [35] (http://www.postnuke.com/) (PHP, with ADOdb)

- Prodo [36] (http://www.atipico.com.br/prodo/)

- Red Hat CCM

- REDAXO [37] (http://www.redaxo.com/) (PHP, with MySQL)

- Scoop (Perl on mod_perl, with MySQL)

- Silva CMS [38] (http://www.infrae.nl/products/silva/)

- Sitellite [39] (http://www.sitellite.org/) (PHP, with MySQL)

- Slash (Perl on mod_perl, with MySQL)

- SPIP [40] (http://www.spip.net/) (PHP, with MySQL)

- Textpattern [41] (http://textpattern.com/) (PHP)

- TikiWiki (PHP, with ADOdb)

- TikiPro [42] (http://www.tikipro.org/) (PHP, with MySQL, PostgreSQL, Oracle database, Sybase, or Firebird)

- TWiki (Perl)

- O'Wiki

- Typo3 [43] (http://www.typo3.com/) (PHP, with MySQL)

- webEditor

- WebGUI [44] (http://www.plainblack.com/webgui/) (Perl on mod_perl, with MySQL)

- Xaraya [45] (http://www.xaraya.com/) (PHP, with ADOdb)

- XOOPS [46] (http://www.xoops.org/) (PHP, with MySQL)