Εργαστηριο Συστηματων Βασεων Γνωσεων & Δεδομένων – ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ

|  | COMMET CONTENT MANAGEMENT METHODOLOGIES, ENVIRONMENTS AND TOOLS διπλωματικεσ εργασιεσ Υλοποίησης Λογισμικού Υποδομής του COMMET |
| --- | --- |

διπλωματικη εργασια

toy

Γ.Κουφουδακη

Υλοποίηση των Λειτουργιών Παρουσιασησ Περιεχομένου

του COMMET

με Πολύ-επιπεδη Κλιμακωτή Αρχιτεκτονική

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

Επιβλέπων : Τιμολέων Σελλής

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

(Υπογραφή)

...................................

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

© 1999 – All rights reserved

# Περίληψη

Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση των «λειτουργιών παρουσίασης περιεχομένου» του περιβάλλοντος COMMET, σύμφωνα με τις αρχές της νέας πολυ-επίπεδης κλιμακωτής αρχιτεκτονικής του COMMET.

Με τη φιλοσοφία της διάκρισης τεσσάρων επιπέδων (επίπεδο δεδομένων, επίπεδο εφαρμογής, επίπεδο παρουσίασης και επίπεδο μορφοποίησης) εξασφαλίζεται μία σειρά από πλεονεκτήματα τόσο για τις διαδικτυακές εφαρμογές που αναπτύσσονται με το COMMET, όσο και για τη συντήρηση του λογισμικού του ίδιου του COMMET.

Η κλιμακωτή αρχιτεκτονική των τεσσάρων επιπέδων του COMMET περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2 της Διπλωματικής Εργασίας. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική.

Λέξεις κλειδιά : πολυ-επίπεδης, κλιμακωτή αρχιτεκτονική,διαδύκτιο.

ABSTRACT

The scope of this thesis is the planning and materialization of “content presentation operations”* COMMET’ s environment, according to the principles of the new multi-layered technology.

The separation of the four layers (data layer, application layer, presentation layer and design layer) provides a range of advantages related to COMMET’s internet applications and COMMET’s software maintenance.

The COMMET’s four-layered design is described thoroughly in Chapter 2. In this chapter are analyzed the advantages of this design.

Keywords : content presentation operations, COMMET, multi-layered technology, internet applications, software maintenance.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη	4

1.	Εισαγωγή	9

1.1	Βασικά χαρακτηριστικά της πολύ-επίπεδης αρχιτεκτονικής	9

1.2	Κύρια πλεονεκτήματα στα οποία στοχεύει η νέα αρχιτεκτονική	10

1.3	Εργασίες στα πλαίσια της Διπλωματικής	11

1.4	Συνοπτική περιγραφή της κλιμακωτής αρχιτεκτονικής που υλοποιήθηκε	12

2.	Το Περιβάλλον COMMET	15

2.1	Βασικές αρχές του περιβάλλοντος COMMET.	15

2.1.1	Δομικά στοιχεία των εφαρμογών που αναπτύσσονται με το COMMET	15

2.1.2	Κλάσεις αντικειμένων του COMMET	17

2.1.3	Η πολυ-επίπεδη αρχιτεκτονική του COMMET.	18

2.1.4	Η XML ως πρωτόκολλο επικοινωνίας των επιπέδων του COMMET.	19

2.2	Στοιχεία & δομές περιεχομένου μίας εφαρμογής	21

2.2.1	Κλάσεις πόρων που υποστηρίζει το COMMET	21

2.2.2	Μέθοδοι παρουσίασης και διαχείρισης των πόρων	23

2.2.3	Κλάσεις κόμβων που υποστηρίζει το COMMET	24

2.2.4	Δημιουργία των δομών περιεχομένου μίας εφαρμογής	25

2.2.5	Τοποθέτηση στοιχείων περιεχομένου στις δομές περιεχομένου	27

2.2.6	Αναζήτηση περιεχομένου	29

2.3	Χρήστες, Ομάδες χρηστών, Δικαιώματα πρόσβασης & Ρόλοι	30

2.3.1	Πρότυποι ρόλοι του COMMET για τη διαχείριση του περιεχομένου	31

2.3.2	Το μοντέλο της απόδοσης Ρόλων σε Ομάδες Χρηστών	32

2.3.3	Τρόποι διαχείρισης του περιεχομένου σε εφαρμογές του COMMET	33

3.	Τύποι Περιεχομένου του COMMET	35

3.1	Η οντολογία	35

3.2	Κλάσεις κόμβων	36

3.2.1	Φάκελος (folder)	36

3.2.2	Θεματική κατηγορία (category)	37

3.2.3	Πίνακας Ανακοινώσεων (blackboard)	37

3.2.4	Γεγονός (meeting)	38

3.3	Κλάσεις Πόρων	39

3.3.1	Πόρος (file)	39

3.3.2	Εγγραφή Καταλόγου (catalogitem)	40

3.3.3	Έγγραφο (document)	40

3.3.4	Κείμενο (usertext)	41

3.3.5	Σύνδεσμος (weblink)	41

3.3.6	Εσωτερικός Σύνδεσμος (internallink)	41

3.3.7	Εικόνα (image)	42

3.3.8	Πρόσωπο (person)	42

3.3.9	Ανακοίνωση (announcement)	43

3.3.10	Ανακοίνωση - Έγγραφο (anndocument)	43

3.3.11	Ανακοίνωση - Κείμενο (annusertext)	44

3.3.12	Ανακοίνωση - Σύνδεσμος (annweblink)	44

4.	Λειτουργίες	45

4.1	Λειτουργίες σε κλάσεις κόμβων	46

4.1.1	Περιγραφή Φακέλου	46

4.1.2	Απόγονοι Φακέλου	48

4.1.3	Υπο-φάκελοι Φακέλου	52

4.1.4	Πόροι Φακέλου & Απογόνων	54

4.1.5	Πόροι Φακέλου	57

4.1.6	Πόροι Υπο-Φακέλων	60

4.2	Λειτουργίες σε κλάσεις πόρων	62

4.2.1	Μετα-δεδομένα Πόρου	62

4.2.2	Συσχετισμένοι Πόροι	64

4.2.3	Εμπεριέχοντες Φάκελοι	66

4.2.4	Ιστορικό Διαχείρισης Πόρου	68

4.3	Γενικές λειτουργίες	70

4.3.1	Μενού	70

4.3.2	Δυναμικό Μενού	73

4.3.3	Γραμμή πλοήγησης	75

5.	Υλοποίηση των λειτουργιών με πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική	77

5.1	Δημιουργία του περιεχομένου μίας λειτουργίας	78

5.1.1	Το διάγραμμα υλοποίησης της λειτουργίας «Απόγονοι Φακέλου»	78

5.1.2	Περιγραφή των επιμέρους λειτουργιών	79

5.2	Εμφάνιση του περιεχομένου μίας λειτουργίας	105

5.2.1	Επίπεδο «Μορφοποίησης»	105

5.2.2	Εφαρμογή του μηχανισμού «Μορφοποίησης»	108

6.	Εφαρμογή καθορισμού μορφοποίησης του περιεχομένου	114

6.1	Σελίδα Διαχείρισης της Εμφάνισης	116

6.2	Σελίδα Δημιουργίας Νέων Ιδιοτήτων Εμφάνισης	117

6.3	Σελίδα Ιδιοτήτων Εμφάνισης Λειτουργίας	118

6.3.1	Περιοχή Συνόλου Ιδιοτήτων Εμφάνισης Λειτουργίας	119

6.3.2	Περιοχή Τμημάτων Εμφάνισης της Λειτουργίας	120

6.4	Σελίδα Δημιουργίας Νέου Αρχείου XSL	122

6.5	Σελίδα Επεξεργασίας XSL Αρχείου	123

# Εισαγωγή

Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση των «λειτουργιών παρουσίασης περιεχομένου» του περιβάλλοντος COMMET, σύμφωνα με τις αρχές της νέας πολυ-επίπεδης κλιμακωτής αρχιτεκτονικής του COMMET.

Με τη φιλοσοφία της διάκρισης τεσσάρων επιπέδων (επίπεδο δεδομένων, επίπεδο εφαρμογής, επίπεδο παρουσίασης και επίπεδο μορφοποίησης) εξασφαλίζεται μία σειρά από πλεονεκτήματα τόσο για τις διαδικτυακές εφαρμογές που αναπτύσσονται με το COMMET, όσο και για τη συντήρηση του λογισμικού του ίδιου του COMMET.

Η κλιμακωτή αρχιτεκτονική των τεσσάρων επιπέδων του COMMET περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2 της Διπλωματικής Εργασίας. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική.

## Βασικά χαρακτηριστικά της πολύ-επίπεδης αρχιτεκτονικής

Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά τα οποία στοχεύει να προσδώσει στο COMMET η νέα αρχιτεκτονική που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας, είναι τα εξής:

Σαφής διαχωρισμός μεταξύ των εξής στατικών στοιχείων μίας εφαρμογής:

- Σελίδες της εφαρμογής, οι οποίες ακολουθούν format ανάλογο με το μέσο παρουσίασης (Browser, PDA, Mobile Phone) ή τις προτιμήσεις παρουσίασης ενός χρήστη. Κάθε σελίδα συντίθενται από επιμέρους αντικείμενα (page portlets) στα οποία επιβάλλει το format της.

- Portlets, δηλαδή αντικείμενα τα οποία περιέχουν περιεχόμενο με καθορισμένη δομή (schema). Ένα portlet αντλεί το περιεχόμενό του είτε από το περιεχόμενο που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή (portlets λειτουργιών) είτε από πληροφοριακό υλικό που αντλείται από άλλες πηγές (aggregation portlets).

- Περιεχόμενο της εφαρμογής. Πρόκειται για το πληροφοριακό υλικό που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή (πόροι της εφαρμογής), έχει οργανωθεί σε πλοηγήσιμες ιεραρχικές δομές (κόμβους πλοήγησης) ή έχει ταξινομηθεί σε θεματικές κατηγορίες (κόμβους ταξινόμησης).

- Δεδομένα της εφαρμογής. Είναι οι φυσικές δομές δεδομένων (αρχεία, πίνακες βάσεων δεδομένων, δείκτες, κλπ) όπου καταχωρείται το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Κάθε κατηγορία στατικών στοιχείων εφαρμόζονται οι εξής λειτουργίες:

- Σελίδες της εφαρμογής: Εντοπίζουν το μέσο παρουσίασης ή τον χρήστη και κατόπιν καλούν:

  - Τις ανάλογες δομές παρουσίασης (πχ HTML πίνακες)

  - Τα ανάλογα page portlets (με παραμέτρους κλήσης)

Page Portlets: Ένα page portlet μορφοποιεί το περιεχόμενο του αντίστοιχου content portlet, με βάση τους κανόνες που περιέχουν τα format configuration αρχεία.

- Content Portlets: Αντλούν περιεχόμενο (από την εφαρμογή ή εξωτερικές πηγές) σύμφωνα με το είδος τους (navigation portlets, structure portlets) και τις παραμέτρους κλήσης τους.

Κάθε portlet δομεί το περιεχόμενο που αντλεί από την εφαρμογή, σύμφωνα με ένα σαφές XML schema.

- Περιεχόμενο της εφαρμογής: Πάνω σε κάθε στοιχείο περιεχομένου (πόρο ή κόμβο) εφαρμόζονται οι λειτουργίες: Εμφάνιση, Εισαγωγή, Τροποποίηση, Διαγραφή, αλλά και πιο εξειδικευμένες και περίπλοκες λειτουργίες (πχ για τη δημιουργία ιεραρχικών δομών από κόμβους, για τη συσχέτιση πόρων, για την τοποθέτηση πόρων σε κόμβους, κλπ).

## Κύρια πλεονεκτήματα στα οποία στοχεύει η νέα αρχιτεκτονική

- Πλήρης διάκριση του περιεχομένου ενός portal από τον τρόπο φυσικής αποθήκευσης και τον τρόπο παρουσίασής του περιεχομένου από τις σελίδες του portal. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των εργασιών:

  - Δημιουργία και επεξεργασία του περιεχομένου ενός portal, από τους συντάκτες του

  - Βέλτιστη οργάνωση και αποθήκευση του περιεχομένου του portal σε φυσικό επίπεδο

  - Παρουσίαση του περιεχομένου στους χρήστες του portal

- Με τη διάκριση του περιεχομένου από τον τρόπο οργάνωσης και αποθήκευσής του, οι συντάκτες ενός portal δεν χρειάζεται να έχουν καμία τεχνική γνώση. Αρκεί να γνωρίζουν τους τύπους περιεχομένου που υποστηρίζει το portal, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν το περιεχόμενο μέσω των κατάλληλων φορμών..

- Με τη διάκριση του περιεχομένου από τον τρόπο εμφάνισης και μορφοποίησης του περιεχομένου, δίνονται οι εξής δυνατότητες:

- Ανάλογα με το είδος του browser, το περιεχόμενο μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο (πχ να παραλείπονται γραφικά στοιχεία) ή με διαφορετικό format (πχ ένα στοιχείο περιεχομένου, άλλοτε να τονίζεται με διαφορετικό χρώμα και άλλοτε με διαφορετικό μέγεθος γραμμάτων).

- Ένας χρήστης να μπορεί να επιλέξει έναν εξατομικευμένο τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου, διαλέγοντας από ένα σύνολο από εναλλακτικά templates που έχουν οριστεί στο portal.

- Τυχόν αλλαγή του τρόπου υλοποίησης του λογισμικού ενός επιπέδου δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα επίπεδα λογισμικού.

Έτσι, ακόμα και εάν γίνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο αποθήκευσης του πληροφοριακού υλικού ενός portal (όπως αλλαγή του Συστήματος Βάσεων Δεδομένων που χρησιμοποιείται) αυτό δεν έχει κανένα αντίκτυπο:

  - Στον τρόπο με τον οποίο οι συντάκτες διαχειρίζονται το περιεχόμενο του portal

  - Στον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου αυτού προς τους θεατές

## Εργασίες στα πλαίσια της Διπλωματικής

Σε επίπεδο σχεδίασης του λογισμικού, η διπλωματική περιέγραψε με ακρίβεια:

- Το λογισμικό που πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα  εφαρμογής, παρουσίασης και μορφοποίησης (το λογισμικό του επιπέδου δεδομένων δεν χρειάστηκε επανασχεδίαση)

- Τον τρόπο επικοινωνίας των επιπέδων. Ένα επίπεδο μπορεί να καλεί ρουτίνες λογισμικού μόνο από το αμέσως κατώτερο επίπεδο, με βάση το API που αυτό προσφέρει.

- Τον τρόπο ανταλλαγής δεδομένων κατά την επικοινωνία μεταξύ γειτονικών επιπέδων. Ως πρότυπο περιγραφής των ανταλλασσόμενων δεδομένων επιλέχθηκε η XML.

Σε επίπεδο υλοποίησης λογισμικού, στα πλαίσια της διπλωματικής υλοποιήθηκε:

- Το λογισμικό του επιπέδου παρουσίασης, σύμφωνα με την σχεδίαση που προηγήθηκε.

- Το λογισμικό και το GUI της εφαρμογής με την οποία καθορίζονται οι κανόνες μορφοποίησης (format configuration) των page portlets.

## Συνοπτική περιγραφή της κλιμακωτής αρχιτεκτονικής που υλοποιήθηκε

Επίπεδο Μορφοποίησης:

Καθορίζει το τελικό εικαστικό των σελίδων μίας διαδικτυακής εφαρμογής, όπως θα παρουσιαστεί στο μέσο στο οποίο εκτελείται (Web Browser, Text Browser, PDA, Mobile CHTML, Mobile WAP, κλπ).

Ο καθορισμός του τελικού εικαστικού γίνεται με:

- Τη δημιουργία των κατάλληλων δομών (πχ HTML πίνακες) και τον ορισμό γενικών στοιχείων μορφοποίησης (πχ CSSs - Cascade Style Sheets) για κάθε σελίδα.

- Την κλήση των portlets που προσφέρει το επίπεδο παρουσίασης, με τις κατάλληλες παραμέτρους μορφοποίησης (portlet templates) προκειμένου να διαμορφωθεί το επιθυμητό εικαστικό.

Επίπεδο Παρουσίασης:

Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των αρχείων (HTML, CHTML, WAP, κλπ) που επιστρέφει κάθε page portlet.

Περιλαμβάνει τα configuration αρχεία που καθορίζουν τους XSL μετασχηματισμούς που αντιστοιχούν σε κάθε λειτουργία, με βάση το XML σχήμα του περιεχομένου της λειτουργίας.

Το επίπεδο παρουσίασης παρέχει ως API προς το επίπεδο μορφοποίησης τις κλήσεις των page portlets (τίτλος portlet, παράμετροι μορφοποίησης).

Επίπεδο Εφαρμογής

Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των XML αρχείων με το περιεχόμενο που επιστρέφει κάθε content portlet.

Περιλαμβάνει τους ορισμούς των XML Schemas των content portlets.

Το επίπεδο εφαρμογής παρέχει ως API προς το επίπεδο παρουσίασης τις κλήσεις των content portlets (τίτλος, παράμετροι κλήσης).

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις κυριότερες εργασίες κάθε επιπέδου σε μορφή διαγράμματος ροής:

# 1. Επίπεδο Μορφοποίησης

# Επιλογή του προτύπου μορφοποίησης με το οποίο θα κληθεί ένα Portlet, με βάση το μέσο όπου θα τρέξει ένα portal (web browser, text browser, PDA, mobile phone)

# 2. Επίπεδο Παρουσίασης

# Δημιουργία του κατάλληλου αρχείου (HTML, CHTML, WAP, κλπ) με βάση τους επιλεγμένους XSL μετασχηματισμούς πάνω στο XML έγγραφο ενός Portlet

# 3. Επίπεδο Εφαρμογής

# Παραγωγή του XML εγγράφου με βάση το XML Schema του content portlet.

# Το Περιβάλλον COMMET

## Βασικές αρχές του περιβάλλοντος COMMET.

Το COMMET αποτελεί ένα σύνολο από μεθοδολογίες, περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών και εφαρμογές λογισμικού που στόχο έχουν τη διευκόλυνση της ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου.

Καλύπτει όλα τα στάδια της ανάπτυξης μίας εφαρμογής (σχεδίαση, υλοποίηση, εγκατάσταση) και παρέχει κατάλληλα εργαλεία λογισμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας της εφαρμογής (διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων, ασφάλεια της εφαρμογής, διαχείριση χρηστών, παραγωγή στατιστικών στοιχείων, ενημέρωση του περιεχομένου της εφαρμογής κοκ).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου που έχουν αναπτυχθεί με βάση είτε το ίδιο COMMET είτε με περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών που έχουν προέλθει από το COMMET, είναι οι εξής:

- Διαδικτυακές πύλες πληροφόρησης (Internet Portals).

- Διαδικτυακές εφαρμογές συνεργασίας (Intranets).

- Δικτυακοί τόποι μαθημάτων & ερευνητικών έργων.

- Online Επιστημονικοί Οδηγοί.

- Online Media (online περιοδικά, εφημερίδες κλπ).

- Communities (Forums, Chatrooms, Blackboards, κλπ).

- Σύνθετοι δικτυακοί τόποι για την προβολή συνεδρίων, εργαστηρίων, εργασιών, κλπ.

### Δομικά στοιχεία των εφαρμογών που αναπτύσσονται με το COMMET

Σύμφωνα με το COMMET, κάθε εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου συντίθεται από τα εξής δομικά στοιχεία (application elements):

- Στοιχεία Περιεχομένου

Τα στοιχεία περιεχομένου αποτελούν το πληροφοριακό υλικό μίας εφαρμογής. Κάθε είδος εφαρμογής περιέχει τα δικά της εξειδικευμένα στοιχεία περιεχομένου. Για παράδειγμα:

- Σε ένα ειδησεογραφικό portal, τα στοιχεία περιεχομένου είναι οι ειδήσεις, οι συνεντεύξεις, τα αφιερώματα, τα βιογραφικά των συντακτών κλπ

- Σε ένα δικτυακό τόπο μαθήματος, τα στοιχεία περιεχομένου είναι τα κείμενα των διαλέξεων, οι ασκήσεις, τα θέματα εξετάσεων, τα στοιχεία των διδασκόντων, πληροφορίες για τη διεξαγωγή του μαθήματος κλπ.

Ανεξάρτητα, όμως, από το τι αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο περιεχομένου σε μία εφαρμογή, τα στοιχεία περιεχομένου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ένα μικρό αριθμό τύπων, από την σκοπιά της τεχνικής υλοποίησής τους. Τους τύπους των στοιχείων περιεχομένου τους αναλύουμε σε επόμενη ενότητα.

Τα στοιχεία περιεχομένου μίας εφαρμογής, περιγράφονται συνολικά με το όρο «Πόροι» της εφαρμογής.

- Δομές Περιεχομένου

Οι δομές περιεχομένου μίας εφαρμογής χρησιμεύουν κυρίως για τους εξής λόγους:

  - Για να οργανώσουν τα στοιχεία περιεχομένου της εφαρμογής, ως «φάκελοι περιεχομένου», σε δομές πλοηγήσιμες από τους χρήστες (navigation structures).

  - Για να αποδώσουν χαρακτηριστικά κατάταξης, ως «κατηγορίες περιεχομένου», στα στοιχεία περιεχομένου της εφαρμογής (classifications, taxonomies).

Η πιο συνηθισμένη μορφή δόμησης του περιεχομένου είναι η δενδρική ιεραρχία, η οποία μπορεί να απεικονιστεί σε μία δενδρική δομή, όπως το κλασικό μενού των εφαρμογών.

Πιο σύνθετες δομές περιεχομένου μπορούν να υλοποιηθούν με γράφους. Ο χειρισμός των γράφων, τόσο σε θέματα απεικόνισης όσο και πλοήγησης, είναι πολύ πιο σύνθετος από αυτόν της δενδρικής ιεραρχίας και για το λόγο αυτό γενικά αποφεύγεται.

Τα στοιχεία μίας δομής περιεχομένου (φάκελοι, κατηγορίες) περιγράφονται γενικά με το όρο «Κόμβοι» της εφαρμογής. Οι κατηγορίες των κόμβων και οι λειτουργίες που υποστηρίζει το COMMET για την οργάνωση των κόμβων σε δενδρικές δομές αναλύονται σε επόμενη ενότητα.

- Χρήστες, Ομάδες χρηστών και Ρόλοι

Χρήστες είναι όσοι αλληλεπιδρούν με μία εφαρμογή, είτε ως απλοί θεατές του περιεχομένου, είτε ως διαχειριστές του περιεχομένου είτε ως διαχειριστές της ίδιας της εφαρμογής. Οι χρήστες, για λόγους διευκόλυνσης του χειρισμού τους, οργανώνονται σε ομάδες χρηστών.

Ένας ρόλος καθορίζει τι είδους πρόσβαση έχει ένας χρήστης (ή μία ομάδα χρηστών) στους πόρους και στους κόμβους μίας εφαρμογής. Ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται ένας ρόλος στο περιβάλλον COMMET περιγράφεται στο αντίστοιχο τεύχος τεκμηρίωσης.

Ένας ρόλος, από μόνος του, είναι μία αφηρημένη έννοια. Αποκτά πρακτική αξία σε μία εφαρμογή, μόνο όταν συσχετιστεί με κάποιο χρήστη (ή ομάδα χρηστών) και με κάποια στοιχεία ή δομές περιεχομένου. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του COMMET:

  - Για να αποκτήσει συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης ένας χρήστης σε μία εφαρμογή, πρέπει να αποδωθούν σε αυτόν (ή στην ομάδα στην οποία ανήκει) κατάλληλοι ρόλοι για συγκεκριμένες περιοχές περιεχομένου (κόμβους και πόρους) της εφαρμογής.

Για να διευκολυνθεί το έργο του διαχειριστή χρηστών κατά τη απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες μίας εφαρμογής, το περιβάλλον COMMET ορίζει μία σειρά από «πρότυπες ομάδες χρηστών» που έχουν συγκεκριμένους ρόλους στο σύνολο του περιεχομένου μίας εφαρμογής. Οι ομάδες αυτές, που αναφέρονται και ως πρότυποι ρόλοι του COMMET, αναλύονται σε επόμενη ενότητα.

- Φόρμες

Οι φόρμες δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες μίας εφαρμογής να συμπληρώσουν και να αποστείλουν δομημένα στοιχεία στην εφαρμογή, προκειμένου:

  - Να υποβάλουν κάποιο ερώτημα ή να διατυπώσουν την άποψή τους, σχετικά με θέματα που παρουσιάζει η εφαρμογή.

  - Να ενεργοποιήσουν κάποια δοσοληψία που παρέχει η εφαρμογή (πχ. να αποστείλουν ένα άρθρο σε κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση, να ζητήσουν να λαβαίνουν κάποιο newsletter, να ζητήσουν την αγορά στοιχείων περιεχομένου).

Επιπλέον, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μίας εφαρμογής έχουν στη διάθεσή τους φόρμες διαχείρισης, με τη βοήθεια των οποίων μπορούν:

  - Να εισάγουν ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία ενός Πόρου, Κόμβου ή Χρήστη της εφαρμογής (φόρμες διαχείρισης περιεχομένου).

- Δοσοληψίες

Οι δοσοληψίες συνδυάζουν στοιχεία περιεχομένου (πχ. κείμενα οδηγιών, έγγραφα για συμπλήρωση) και διαδραστικές λειτουργίες (πχ. συμπλήρωση και αποστολή φόρμας) με στόχο να υλοποιήσουν μέσα από διαδικτυακές εφαρμογές  τις υπηρεσίες που παρέχει ένας φορέας προς τους συναλλασσόμενους με αυτόν (πελάτες, συνεργάτες, υπαλλήλους κοκ).

- Σελίδες

Οι σελίδες μίας εφαρμογής συγκεντρώνουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν όλα τα παραπάνω δομικά στοιχεία, με βάση:

  - Τους κανόνες σύνθεσης κάθε σελίδας, τους οποίους καθορίζει ο δημιουργός της εφαρμογής.

  - Τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε χρήστη, τα οποία καθορίζονται από τον υπεύθυνο χρηστών της εφαρμογής.

Κατά κανόνα, οι σελίδες μίας εφαρμογής που βασίζεται στο COMMET ακολουθούν ιεραρχία παρόμοια με την ιεραρχία των κόμβων της εφαρμογής.

### Κλάσεις αντικειμένων του COMMET

Το COMMET είναι ένα καθαρά αντικειμενοστραφές περιβάλλον και αντιμετωπίζει κάθε εφαρμογή σαν ένα σύνολο αντικειμένων που εντάσσονται στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, δηλαδή:

- Στοιχεία περιεχομένου (Πόροι)

- Δομές περιεχομένου (Κόμβοι)

- Ρόλοι

- Χρήστες & Ομάδες Χρηστών

- Φόρμες

- Δοσοληψίες

- Σελίδες

Κάθε κατηγορία αντικειμένων μπορεί να έχει πολλές υποπεριπτώσεις (κλάσεις αντικειμένων). Το περιβάλλον COMMET προσφέρει ένα ευρύ σύνολο από κλάσεις αντικειμένων που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των περισσότερων εφαρμογών. Το σύνολο αυτό εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες κλάσεις, με βάση τις ανάγκες που διαπιστώνονται από την ανάπτυξη εφαρμογών. Οι κλάσεις των αντικειμένων που παρέχει η τρέχουσα έκδοση του COMMET περιγράφεται σε επόμενη ενότητα.

Ο προγραμματιστής μίας εφαρμογής έχει τις εξής δυνατότητες:

- Να χρησιμοποιήσει μόνο τις κλάσεις αντικειμένων που διατίθενται από την τρέχουσα έκδοση του COMMET.

- Εκτός από τις έτοιμες κλάσεις, να ορίσει νέες εξειδικευμένες κλάσεις αντικειμένων σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής. Οι νέες αυτές κλάσεις ορίζονται πάνω στις υπάρχουσες κλάσεις του COMMET και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μελλοντικές εφαρμογές (εφόσον ο προγραμματιστής το επιτρέψει).

- Να χρησιμοποιήσει κλάσεις αντικειμένων που έχουν ορίσει άλλοι προγραμματιστές εφαρμογών που χρησιμοποιούν το COMMET (ή περιβάλλοντα που βασίζονται στο COMMET) και δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο COMMET.

Το σύνολο των κλάσεων αντικειμένων που χρησιμοποιεί μία εφαρμογή ονομάζεται οντολογία της εφαρμογής αυτής.

### Η πολυ-επίπεδη αρχιτεκτονική του COMMET.

Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών COMMET ακολουθεί το μοντέλο της πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής (N-tier architecture), με την εξής διαστρωμάτωση:

Επίπεδο δεδομένων	:	Καθορίζει τον τρόπο φυσικής αποθήκευσης και οργάνωσης του περιεχομένου μίας εφαρμογής.

Στην παρούσα έκδοση του COMMET, τα στοιχεία που αφορούν τα αντικείμενα μίας εφαρμογής, αποθηκεύονται σε πίνακες του Σχεσιακού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων SQL Server και σε αρχεία του συστήματος αρχείων του Server που φιλοξενεί την εφαρμογή.

Επίπεδο Εφαρμογής	:	Στο επίπεδο εφαρμογής, το περιεχόμενο μίας εφαρμογής αντιμετωπίζεται ως αντικείμενα που ανήκουν στις κλάσεις της οντολογίας μίας εφαρμογής.

Κατά συνέπεια, στο επίπεδο εφαρμογής, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τα στοιχεία περιεχομένου και τις δομές περιεχομένου μίας εφαρμογής με βάση τη γνώση της οντολογίας της εφαρμογής, χωρίς να υπεισέρχονται σε ζητήματα που αφορούν είτε τον τρόπο αποθήκευσης είτε τον τρόπο παρουσίασης το περιεχομένου.

Επίπεδο παρουσίασης	:	Το επίπεδο αυτό καθορίζει τα εξής στοιχεία που αφορούν την παρουσίαση του περιεχομένου μίας εφαρμογής, στους χρήστες της:

  - Ποια πληροφοριακά πεδία από τα στοιχεία περιεχομένου και τις δομές περιεχομένου θα εμφανιστούν.

  - Με ποιο τρόπο θα επιλεγούν, θα ομαδοποιηθούν και θα ταξινομηθούν τα στοιχεία περιεχομένου που θα εμφανιστούν.

Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από τις λειτουργίες παρουσίασης που θα κληθούν και τις παραμέτρους με τις οποίες θα κληθούν

Το ίδιο περιεχόμενο στο επίπεδο εφαρμογής, μπορεί να εμφανιστεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, ανάλογα με τη λειτουργία παρουσίασης που θα κληθεί & με τις παραμέτρους κλήσεις της λειτουργίας, που ορίζονται στο επίπεδο παρουσίασης.

Επίπεδο μορφοποίησης	:Το επίπεδο αυτό καθορίζει το τελικό εικαστικό της εμφάνισης του περιεχομένου μίας εφαρμογής. Μορφοποιεί το αποτέλεσμα κάθε λειτουργίας παρουσίασης, επιτυγχάνοντας:

- Ενιαίο τρόπο εμφάνισης του περιεχομένου.

- Συμβατότητα του τρόπου εμφάνισης του περιεχομένου με τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης (PC, PDA, κινητό τηλέφωνο)

- Συμβατότητα του τρόπου εμφάνισης του περιεχομένου με το λογισμικό του browser (text browser, ασπρόμαυρος browser κοκ).

- Συμβατότητα του τρόπου εμφάνισης του περιεχομένου με τις αρχές προσβασιμότητας για άτομα με ειδικά προβλήματα.

- Εξειδίκευση του τρόπου παρουσίασης του περιεχομένου, με βάση τις προτιμήσεις ενός χρήστη.

Το αποτέλεσμα μίας λειτουργίας παρουσίασης μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικό εικαστικό ανάλογα με το πρότυπο μορφοποίησης που θα επιλεγεί.

Το COMMET ορίζει ένα μεγάλο αριθμό από πρότυπα μορφοποίησης. Ο προγραμματιστής μίας εφαρμογής μπορεί να ορίσει ένα καινούργιο πρότυπο που να καλύπτει τις ειδικές εικαστικές απαιτήσεις της εφαρμογής.

### Η XML ως πρωτόκολλο επικοινωνίας των επιπέδων του COMMET.

Το περιβάλλον COMMET κάνει ευρεία χρήση των τεχνολογιών XML (eXtensible Markup Language) και XSL (eXtensible Stylesheet Language).

Το κάθε επίπεδο επικοινωνεί με το αμέσως επόμενο με ένα καλώς ορισμένο API (Application Programmer Interface).

Η επικοινωνία δύο γειτονικών επιπέδων γίνεται με XML μηνύματα ενώ ο ορισμός των αντικειμένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των επιπέδων γίνεται με XML σχήματα. Η αντιστοίχηση ανάμεσα στην οντολογία που ορίζει το κάθε επίπεδο γίνεται με XSL Transformations, βάσει των σχημάτων που διέπουν κάθε οντολογία.

H πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική που ακολουθεί το COMMET και η υιοθέτηση των προτύπων της XML για την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων, εξασφαλίζουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Πλήρης διάκριση του περιεχομένου που διαχειρίζονται οι συντάκτες μίας εφαρμογής από τον τρόπο φυσικής αποθήκευσής του και τον τρόπο παρουσίασής του στα πλαίσια της εφαρμογής. Δηλαδή, υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των εργασιών:

  - Δημιουργία και επεξεργασία περιεχομένου από τους συντάκτες της εφαρμογής.

  - Βέλτιστη οργάνωση και αποθήκευση των περιεχομένου σε φυσικό επίπεδο.

  - Παρουσίαση του περιεχομένου στους χρήστες της εφαρμογής.

- Με τη διάκριση του περιεχομένου από τον τρόπο οργάνωσης και αποθήκευσής του, οι συντάκτες περιεχομένου μίας εφαρμογής δεν χρειάζεται να έχουν καμία τεχνική γνώση. Αρκεί να γνωρίζουν τους τύπους περιεχομένου που υποστηρίζει η εφαρμογή σε λογικό επίπεδο (οντολογία), ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τα αντικείμενα της εφαρμογής μέσω των κατάλληλων φορμών. Αυτό διευκολύνει σημαντικά το έργο της διαχείρισης του περιεχομένου των εφαρμογών.

- Με τη διάκριση του περιεχομένου από τον τρόπο εμφάνισης και μορφοποίησής του, δίνονται οι εξής δυνατότητες:

- Ανάλογα με τον τύπο του browser που χρησιμοποιεί ένας χρήστης, το περιεχόμενο μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο (πχ να παραλείπονται γραφικά στοιχεία) ή με διαφορετικό format (πχ για να τονιστεί ένα στοιχείο περιεχομένου, άλλοτε να χρησιμοποιείται διαφορετικό χρώμα και άλλοτε διαφορετικό μέγεθος γραμμάτων).

- Ένας χρήστης να μπορεί να επιλέξει έναν εξατομικευμένο τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου, διαλέγοντας από ένα σύνολο από εναλλακτικά templates που έχουν ορίσει στην εφαρμογή.

- Τυχόν αλλαγή του τρόπου υλοποίησης του λογισμικού ενός επιπέδου δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα επίπεδα λογισμικού, δεδομένου ότι δεν αλλάζει το API του επιπέδου αυτού.

Έτσι, ακόμα και εάν γίνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο αποθήκευσης του πληροφοριακού υλικού μίας εφαρμογής (όπως μετάπτωση των δεδομένων της εφαρμογής από μία Σχεσιακή σε μία Αντικειμενοστραφή Βάση Δεδομένων) αυτό δεν έχει κανένα αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι συντάκτες της εφαρμογής διαχειρίζονται το περιεχόμενό της και στον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου αυτού.

- Η επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων γίνεται με βάση την XML, που αποτελεί πλέον πρότυπο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού. Αυτό καθιστά εύκολη την υλοποίηση οποιουδήποτε επιπέδου σε άλλη πλατφόρμα λογισμικού, χωρίς να είναι αναγκαίος η επαναπρογραμματισμός των υπόλοιπων επιπέδων

## Στοιχεία & δομές περιεχομένου μίας εφαρμογής

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει και χειρίζεται το COMMET τα στοιχεία περιεχομένου και τις δομές περιεχομένου μίας εφαρμογής. Για να γίνει πιο κατανοητή η περιγραφή αυτή, παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα που βασίζονται στις κλάσεις των στοιχείων περιεχομένου (πόρων) και των δομών περιεχομένου (κόμβων) που υποστηρίζει η παρούσα έκδοση του COMMET.

### Κλάσεις πόρων που υποστηρίζει το COMMET

Οι τύποι των στοιχείων περιεχομένου (πόρων) μίας εφαρμογής εξαρτώνται από το είδος της εφαρμογής (πχ ειδησεογραφικό portal, δικτυακός τόπος μαθήματος, κατάλογος εταιριών, κλπ) και από τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Η παρούσα έκδοση του COMMET περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από κλάσεις πόρων, δεδομένου ότι το COMMET (και τα περιβάλλοντα που βασίζονται σε αυτό) έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πολλών τύπων εφαρμογών.

Όλες οι κλάσεις πόρων που έχουν οριστεί ή θα οριστούν στο μέλλον, είναι υποκλάσεις των παρακάτω γενικού σκοπού κλάσεων πόρων (generic resources classes):

- Εγγραφές καταλόγων

Η κλάση αυτή (και οι υποκλάσεις της) χρησιμοποιείται για πόρους των οποίων όλα τα πληροφοριακά πεδία είναι δομημένα (πχ. επωνυμία, τηλέφωνο, διεύθυνση)

Οι πιο κοινές υποκλάσεις της κλάση αυτής είναι: Εταιρίες, Προϊόντα, Πρόσωπα, Web links, Internal links.  Χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές online καταλόγων και ευρετηρίων.

Ειδικά, οι κλάσεις Web links και Internal links χρησιμοποιούνται από όλες τις κατηγορίες διαδικτυακών εφαρμογών.

- Πληροφοριακά Κείμενα

Η κλάση αυτή (και οι υποκλάσεις της) χρησιμοποιείται για πόρους οι οποίοι εκτός από δομημένα πληροφοριακά πεδία περιλαμβάνουν και συνδέσεις προς αρχεία εγγράφων (html), των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί απευθείας στις web σελίδες μίας εφαρμογής. Δηλαδή, τα αρχεία αυτά περιέχουν HTML κείμενο, που αναγνωρίζεται από τους browsers.

Οι πιο κοινές υποκλάσεις της κλάσης αυτής είναι: Ειδήσεις, Ανακοινώσεις, Παρουσιάσεις, Οδηγίες, Θέματα. Χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σε Δικτυακούς Τόπους εταιριών, ενημερωτικές Δικτυακές Πύλες και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης.

- Εικόνες

Η κλάση αυτή (και οι υποκλάσεις της) χρησιμοποιείται για πόρους οι οποίοι εκτός από δομημένα πληροφοριακά πεδία περιλαμβάνουν και συνδέσεις προς αρχεία εικόνων με μορφότυπο άμεσα παρουσιάσιμο από τους browsers (jpg, gif, κλπ).

Η κλάση αυτή (και οι υποκλάσεις της) χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε Δικτυακούς Τόπους εταιριών, Δικτυακούς Τόπους Προϊόντων και Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης.

- Επισυναπτόμενα Έγγραφα

Η κλάση αυτή (και οι υποκλάσεις της) χρησιμοποιείται για πόρους οι οποίοι εκτός από δομημένα πληροφοριακά πεδία περιλαμβάνουν και συνδέσεις προς αρχεία εγγράφων (pdf, doc, ppt, κλπ), των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να παρουσιαστεί μόνο μέσα από εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους υπολογιστές των χρηστών (Adobe Acrobat, Word, Powerpoint, κλπ). Εναλλακτικά, τα αρχεία που περιέχουν αυτοί οι πόροι μπορούν να γίνουν download στους υπολογιστές των χρηστών και να διαβαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Υποστηρίζεται πληθώρα υποκλάσεων της κλάσης αυτής, όπως: Έγγραφα οδηγιών, Παρουσιάσεις, Προκηρύξεις, Φόρμες αιτήσεων, Θέματα εξετάσεων, Λύσεις ασκήσεων κλπ. Χρησιμοποιούνται σε κάθε κατηγορία διαδικτυακών εφαρμογών.

- Φόρμες αποστολής στοιχείων

Οι πόροι αυτού του τύπου δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες μίας εφαρμογής να διατυπώσουν μία αναζήτηση, να υποβάλουν κάποιο ερώτημα, να διατυπώσουν κάποια άποψη ή  να διαχειριστούν το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Οι πόροι αυτού του τύπου, εκτός από δομημένα πληροφοριακά πεδία, περιλαμβάνουν σύνδεση προς τη φόρμα που θα κληθεί να συμπληρώσει ο χρήστης.

Οι πιο συνηθισμένες υποκλάσεις της κλάσης αυτής είναι: Φόρμα απλής αναζήτησης, Φόρμα σύνθετης αναζήτησης, Φόρμα εισόδου στην εφαρμογή, Φόρμα αποστολής κωδικού, κλπ

Όλοι οι πόροι, ανεξάρτητα από την κλάση στην οποία υπάγονται, έχουν ένα κοινό σύνολο από πληροφοριακά πεδία (μετα-δεδομένα), που χρησιμεύουν σημαντικά στις αναζητήσεις τους. Τα κοινά πληροφοριακά πεδία είναι:

- Τίτλος

- Συνοπτική Περιγραφή (σε απλό κείμενο)

- Αναλυτική Περιγραφή (σε μορφοποιημένο, HTML, κείμενο)

- Συγγραφέας

- Ημερομηνία Συγγραφής

Επίσης, όλοι οι πόροι ανεξαρτήτως κλάσης, έχουν τα εξής πληροφοριακά πεδία (μετα-δεδομένα) που σχετίζονται με την διαχείρισή τους από την εφαρμογή:

- Κωδικός

- Δημιουργός (χρήστης που εισήγαγε τον πόρο στην εφαρμογή)

- Ημερομηνία Εισαγωγής (ημερ/νία που εισήχθηκε ο πόρος στην εφαρμογή)

- Χρήστης που προσπελαύνει τον πόρο, Είδος προσπέλασης, Ημερομηνία Προσπέλασης
Αναλυτική λίστα που καταχωρεί ποιος χρήστης της εφαρμογής προσπέλασε τον πόρο, το είδος της προσπέλασης (ανάγνωση, επεξεργασία, διαγραφή) και πότε έγινε η προσπέλαση.

### Μέθοδοι παρουσίασης και διαχείρισης των πόρων

Σύμφωνα με το αντικειμενοστραφές μοντέλο, σε κάθε κλάση αντικειμένων ορίζεται ένα σύνολο από δημόσιες μεθόδους (public methods) με τη βοήθεια των οποίων γίνεται ο χειρισμός των πληροφοριακών στοιχείων των αντικειμένων της κλάσης.

Όπως θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, με τον συνδυασμό αυτών των μεθόδων δημιουργούνται οι λειτουργίες παρουσίασης & διαχείρισης περιεχομένου, που παρέχει το COMMET στους προγραμματιστές εφαρμογών.

Όλες οι κλάσεις πόρων του COMMET διαθέτουν τις δημόσιες μεθόδους που περιγράφονται στη συνέχεια. Βέβαια, οι προγραμματιστές που ορίζουν νέες κλάσεις πόρων, έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν και νέες μεθόδους, ανάλογα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των νέων κλάσεων.

Μέθοδοι παρουσίασης των πόρων.

- Παρουσίαση των μετα-δεδομένων ενός πόρου (ή επιλεγμένων μετα-δεδομένων του).

- Παρουσίαση των κόμβων όπου έχει τοποθετηθεί ένας πόρος.

- Παρουσίαση των πόρων που σχετίζονται με ένα πόρο (με αναφορά του είδους συσχέτισης).

- Παρουσίαση του ιστορικού διαχείρισης ενός πόρου.

Μέθοδοι παρουσίασης που αφορούν την πρόσβαση στους πόρους

- Παρουσίαση των ομάδων χρηστών που έχουν πρόσβαση σε ένα πόρο .

- Παρουσίαση των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε ένα πόρο.

Μέθοδοι διαχείρισης των πόρων:

- Δημιουργία νέου πόρου και απόδοση τιμών στα μετα-δεδομένα του.

- Επεξεργασία των μετα-δεδομένων ενός πόρου.

- Διαγραφή ενός πόρου.

Μέθοδοι διαχείρισης για τη συσχέτιση πόρων:

- Συσχέτιση ενός πόρου με έναν άλλο πόρο.

- Διαγραφή της συσχέτισης ενός πόρου με έναν άλλο πόρο.

- Τροποποίηση της συσχέτισης ενός πόρου με έναν άλλο πόρο.

Μέθοδοι διαχείρισης για την τοποθέτηση πόρων σε κόμβους:

- Τοποθέτηση ενός πόρου σε ένα ή περισσότερους κόμβους.

- Αφαίρεση ενός πόρου από ένα κόμβο.

- Μετακίνηση ενός πόρου στο αρχείο ενός κόμβου.

- Επαναφορά ενός πόρου από το αρχείο ενός κόμβου.

- Τοποθέτηση ενός πόρου στην προσωπική βιβλιοθήκη ενός χρήστη.

### Κλάσεις κόμβων που υποστηρίζει το COMMET

Οι τύποι των στοιχείων δόμησης (κόμβων) μίας εφαρμογής εξαρτώνται από το είδος της εφαρμογής (πχ ειδησεογραφικό portal, δικτυακός τόπος μαθήματος, κατάλογος εταιριών, online αγγελίες) και από τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Η παρούσα έκδοση του COMMET περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από κλάσεις κόμβων. Όλες οι κλάσεις κόμβων που έχουν οριστεί ή θα οριστούν στο μέλλον, είναι υποκλάσεις των γενικού σκοπού κλάσεων κόμβων (generic nodes class):

- Φάκελος Περιεχομένου

Οι κόμβοι αυτής της κλάσης χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση πόρων, με στόχο την ομαδοποίηση των πόρων μίας εφαρμογής σε πλοηγήσιμες ιεραρχίες.

Στο COMMET και στα περιβάλλοντα που βασίζονται σε αυτό έχουν οριστεί πολλές παραλλαγές και υποκλάσεις της κλάσης Φάκελος, όπως: Φάκελος Ειδήσεων, Φάκελος Εταιριών, Φάκελος Ασκήσεων, Φάκελος Ανακοινώσεων, κλπ.

- Κατηγορία Περιεχομένου

Οι κόμβοι αυτής της κλάσης χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των στοιχείων περιεχομένου με βάση θεματικές ταξινομήσεις. Η δημιουργία μίας ιεραρχίας από κατηγορίες περιεχομένου χρησιμοποιείται, κατά κανόνα, στη διαδικασία αναζήτησης και σπανιότερα για την πλοήγηση του περιεχομένου.

Ένας Φάκελος διαφέρει από μία Κατηγορία στη γενική φιλοσοφία του χειρισμού των πόρων που περιέχει. Αυτό γίνεται φανερό από τις τυπικές φράσεις που χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε τη συσχέτιση Πόρων με Φακέλους ή με Κατηγορίες περιεχομένου. Λέμε ότι:

- Ένας Φάκελος περιέχει Πόρους, ενώ

- Μία Κατηγορία έχει αποδωθεί σε έναν ή περισσότερους Πόρους

Επίσης, λέμε ότι:

- Ένας Πόρος περιέχεται σε ένα ή περισσότερους Φακέλους, ενώ

- Ένας Πόρος έχει χαρακτηριστεί με μία ή περισσότερες Κατηγορίες

Οι πιο συνηθισμένες υποκλάσεις της κλάσης Κατηγορία Περιεχομένου είναι οι εξής: Τύπος Εταιρίας, Κατηγορία Ειδήσεων, Θεματικός Όρος , Επιστημονική Περιοχή κλπ.

- Portal

Ένας κόμβος αυτής της κλάσης χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αρχή της δενδρικής δομής ενός Portal στα πλαίσια μίας ευρύτερης εφαρμογής.

Η κλάση αυτή είναι απαραίτητη, διότι στο περιβάλλον COMMET είναι δυνατόν μία web εφαρμογή να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό portals. Κάθε portal έχει τη δική του δενδρική ιεραρχία, τα δικά του πληροφοριακά στοιχεία και το δικό του εικαστικό.

Τα portals μίας εφαρμογής, διακρίνονται από το ότι η δενδρική ιεραρχία καθενός ξεκινά από ένα κόμβο της κλάσης «Portal».

- Περιοχή Portal

Οι κόμβοι αυτής της κλάσης χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των Φακέλων ενός portal σε ομάδες, με βάση κοινές απαιτήσεις δομής και εμφάνισης των σελίδων που παρουσιάζουν το περιεχόμενο κάθε Φακέλου. Η υπαγωγή ενός Φακέλου σε μία Περιοχή Portal συνήθως δεν έχει να κάνει με το τι είδους περιεχόμενο έχει ο Φάκελος, αλλά με τον τρόπο που θα εμφανίζεται το περιεχόμενο αυτό σε σελίδες του Portal.

Ένας κόμβος της κλάσης Περιοχή Portal δεν περιέχει πόρους.

- Γεγονός

Ένας κόμβος αυτής της κλάσης αυτής χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει ένα γεγονός με το οποίο σχετίζεται ένα σύνθετο τμήμα πληροφοριακού υλικού. Επιπλέον, οι κόμβοι της κλάσης αυτής περιλαμβάνουν ένα σύνολο από πληροφοριακά πεδία (μετα-δεδομένα) προκειμένου να καταχωρήσουν διαδικαστικά στοιχεία για το γεγονός (τόπος και χρόνος του γεγονότος).

Οι πιο συνηθισμένες υποκλάσεις της κλάσης αυτής είναι οι εξής: Συνάντηση, Διάλεξη, Παράδοση Μαθήματος, Ημερίδα.

Ο λόγος για τον οποίο το COMMET μοντελοποιεί τα αντικείμενα αυτού του τύπου ως κόμβους αντί για πόρους, είναι ότι είναι δυνατόν από ένα γεγονός να ξεκινούν δενδρικές ιεραρχίες κόμβων στις οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν πόροι.

Όλοι οι κόμβοι, ανεξάρτητα από την κλάση στην οποία υπάγονται, έχουν ένα κοινό σύνολο από πληροφοριακά πεδία (μετα-δεδομένα):

- Τίτλος

- Περιγραφή

- Εικονίδιο

- Χρώμα

- Δημιουργός (χρήστης που εισήγαγε τον κόμβο στην εφαρμογή)

- Ημερομηνία Εισαγωγής (ημερ/νία που εισήχθηκε ο κόμβος στην εφαρμογή)

Όλες οι κλάσεις κόμβων του COMMET διαθέτουν τις παρακάτω δημόσιες μεθόδους προκειμένου να μπορούν να διαχειριστούν τα πληροφοριακά πεδία τους (μετα-δεδομένα).

- Εμφάνιση των μετα-δεδομένων ενός κόμβου.

- Επεξεργασία των μετα-δεδομένων ενός κόμβου

### Δημιουργία των δομών περιεχομένου μίας εφαρμογής

Οι κόμβοι (σε οποιαδήποτε κλάση κι αν ανήκουν) είναι τα δομικά στοιχεία των δομών περιεχομένου μίας εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου που αναπτύσσεται με το COMMET.

Στην παρούσα έκδοση του COMMET οι κόμβοι μίας εφαρμογής σχηματίζουν δενδρικές ιεραρχίες (μία ή περισσότερες), με βάση τους εξής κανόνες:

- Ένας κόμβος μπορεί να έχει οσαδήποτε παιδιά κόμβους.

- Ένας κόμβος έχει μόνο ένα πατέρα κόμβο.

Το Σχήμα 1 παρουσιάζει μία δενδρική ιεραρχία κόμβων (της κλάσης Φάκελοι Περιεχομένου) που έχει οριστεί στην εφαρμογή «Δικτυακός Τόπος του Εργαστηρίου ΕΣΒΓΔ». Το Σχήμα 2 παρουσιάζει μία δεύτερη ιεραρχία κόμβων (αυτή τη φορά οι κόμβοι είναι της κλάσης Κατηγορίες Περιεχομένου) που έχει οριστεί για την ίδια εφαρμογή.

Όλες οι κλάσεις κόμβων του COMMET διαθέτουν τις παρακάτω δημόσιες μεθόδους προκειμένου να μπορούν να σχηματίσουν δενδρικές ιεραρχίες:

- Δημιουργία νέου κόμβου κάτω από υπάρχοντα κόμβο της δενδρικής ιεραρχίας.

- Διαγραφή ενός κόμβου (συνεπάγεται τη διαγραφή και όλων των απογόνων του κόμβων, δηλαδή ολόκληρου του υποδέντρου που ξεκινά από τον κόμβο αυτό)

- Αντιγραφή ενός κόμβου και τοποθέτησή του κάτω από υπάρχοντα κόμβο.

- Μεταφορά ενός ολόκληρου υποδέντρου κάτω από άλλο κόμβο της δενδρικής ιεραρχίας.

- Αντιγραφή ενός ολόκληρου υποδέντρου κάτω από κάποιο κόμβο της δενδρικής ιεραρχίας.

Σχήμα 1: Μία δενδρική ιεραρχία Φακέλων Περιεχομένου

Σχήμα 2 Μία δενδρική ιεραρχία Κατηγοριών Περιεχομένου

### Τοποθέτηση στοιχείων περιεχομένου στις δομές περιεχομένου

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του COMMET, τα στοιχεία περιεχομένου και οι δομές περιεχομένου μίας εφαρμογής είναι αυτοδύναμες οντότητες, δηλαδή μπορούν να υπάρξουν από μόνες τους. Φυσικά, στόχος κάθε εφαρμογής είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενό της μέσα από τις δομές που διαθέτει και όχι ως μία απλή συλλογή από πληροφορίες.

Για το λόγο αυτό, το COMMET διαθέτει μία συγκεκριμένη φιλοσοφία και υποστηρίζει ένα ευρύ σύνολο από λειτουργίες, προκειμένου:

- Οι πόροι μίας εφαρμογής να τοποθετηθούν στους φακέλους περιεχομένου της εφαρμογής.

- Στους πόρους μίας εφαρμογής να αποδωθούν κατηγορίες περιεχομένου.

Από τεχνική άποψη, οι λειτουργίες τοποθέτηση πόρων σε φακέλους και απόδοση κατηγοριών σε πόρους απαιτούν ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση. Για το λόγο αυτό παρουσιάζοντας, στη συνέχεια, τους κανόνες και τις δημόσιες μεθόδους που προσφέρει το COMMET για την πρώτη λειτουργία, υπονοείται ότι ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τη δεύτερη.

Στην παρούσα έκδοση του COMMET η τοποθέτηση πόρων στους κόμβους μίας δενδρικής ιεραρχίας ακολουθεί τους εξής κανόνες:

- Ένας κόμβος μπορεί να μην περιέχει κανένα πόρο 
(ανεξαρτησία των δομών περιεχομένου)

- Ένας πόρος μπορεί να μην έχει τοποθετηθεί σε κανένα κόμβο 
(ανεξαρτησία των στοιχείων περιεχομένου)

- Ένας κόμβος μπορεί να περιέχει οσουσδήποτε πόρους.

- Ένας πόρος μπορεί να τοποθετηθεί σε οσουσδήποτε κόμβους.

- Ο ίδιος πόρος δεν μπορεί να τοποθετηθεί στον ίδιο κόμβο, περισσότερες από μία φορές.

Οι δημόσιες μέθοδοι των κόμβων, με τη βοήθεια των οποίων τοποθετούνται οι πόροι μίας εφαρμογής στις δενδρικές δομές της εφαρμογής αυτής, είναι οι εξής:

- Εισαγωγή στον κόμβο Κ ενός νέου πόρου.

- Εισαγωγή στον κόμβο Κ ενός υπάρχοντος πόρου.

- Διαγραφή από τον κόμβο Κ ενός πόρου που είχε ήδη τοποθετηθεί σε αυτόν 
(αυτό δε σημαίνει τη διαγραφή του ίδιου του πόρου)

- Μετακίνηση ενός πόρου από το προσκήνιο του κόμβου Κ στο αρχείο του κόμβου αυτού.

Στα σχήματα 3 και 4 περιγράφεται η μοντελοποίηση του περιεχομένου μίας τυπικής εφαρμογής σύμφωνα με το COMMET. Το Σχήμα 3 παρουσιάζει το περιεχόμενο του «Δικτυακού Τόπου του Εργαστηρίου ΕΣΔΒΓΔ» με μορφή του κλασσικού Sitemap. Το Σχήμα 4 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο δικτυακός αυτός τόπος δομείται από κόμβους και πόρους, με βάση τη μεθοδολογία του COMMET.

Σχήμα 3: Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του Εργαστηρίου ΣΒΓΔ, σε μορφή τυπικού Site Map

Σχήμα 4: Η μοντελοποίηση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του ΕΣΒΓΔ, σύμφωνα με το COMMET

### Αναζήτηση περιεχομένου

Το COMMET αντιμετωπίζει την αναζήτηση περιεχομένου, με βάση τις εξής αρχές της διαχείρισης περιεχομένου:

- Οι πόροι είναι ανεξάρτητες οντότητες, και κατά συνέπεια μπορεί ορισμένοι να μην έχουν τοποθετηθεί σε κόμβους της ιεραρχίας μίας εφαρμογής.

- Ένας πόρος μπορεί να έχει τοποθετηθεί σε περισσότερους από ένα κόμβους της ιεραρχίας μίας εφαρμογής.

- Το πληροφοριακό υλικό ενός πόρου μπορεί να έχει καταχωρηθεί τόσο σε δομημένα πεδία όσο και σε αρχεία εγγράφων.

- Οι πόροι μίας εφαρμογής ανήκουν σε κλάσεις πόρων που έχουν οριστεί στην οντολογία της εφαρμογής (πχ σε «Δικτυακούς Τόπους Μαθημάτων» έχουμε «Ασκήσεις», «Διαλέξεις», κλπ)

Κατά την διατύπωση μίας αναζήτησης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει:

- Εάν στην αναζήτηση να περιληφθούν πόροι που δεν έχουν τοποθετηθεί στην ιεραρχία των κόμβων.

- Σε ποια υποδέντρα της ιεραρχίας των κόμβων θα εκτελεστεί η αναζήτηση.

- Οι πόροι ποιων κλάσεων θα περιληφθούν στην αναζήτηση.

- Εάν τα κριτήρια της αναζήτησης θα εφαρμοστούν μόνο στα δομημένα πληροφοριακά πεδία των πόρων (απλή αναζήτηση) ή θα επεκταθούν και στο περιεχόμενο των επισυναπτόμενων αρχείων εγγράφων (σύνθετη αναζήτηση).

Το αποτέλεσμα μίας αναζήτησης πόρων παρουσιάζει τους πόρους που πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης, δίνοντας τις εξής δυνατότητες:

- Εμφάνιση των πιο χαρακτηριστικών πεδίων (μετα-δεδομένων) κάθε πόρος.

- Εμφάνιση των κόμβων στους οποίους έχει τοποθετηθεί ο κάθε πόρος.

## Χρήστες, Ομάδες χρηστών, Δικαιώματα πρόσβασης & Ρόλοι

Χρήστης είναι όποιος αλληλεπιδρά με μία εφαρμογή, είτε ως απλός θεατής του περιεχομένου, είτε ως διαχειριστής του περιεχομένου είτε ως διαχειριστής της ίδιας της εφαρμογής.

Μία ομάδα χρηστών περιλαμβάνει ένα σύνολο από χρήστες οι οποίοι είτε ανήκουν σε κάποια ομάδα του αντικειμένου μίας εφαρμογής (πχ. σε «Δικτυακούς Τόπους Μαθημάτων» διακρίνουμε τις ομάδες «Διδάσκοντες», «Σπουδαστές», «Βοηθοί Διδασκαλίας») είτε πρέπει να έχουν κοινά δικαιώματα πρόσβασης στο περιεχόμενο μίας εφαρμογής (πχ «Υπεύθυνοι περιεχομένου», «Συντάκτες», κλπ).

Ένα δικαίωμα πρόσβασης σε ένα κόμβο ή σε ένα πόρο δηλώνει ένα συγκεκριμένο είδος πρόσβασης για τον κόμβο ή τον πόρο αυτό. Τα δικαιώματα πρόσβασης που υποστηρίζει το περιβάλλον COMMET είναι παρόμοια με τα δικαιώματα πρόσβασης που προσφέρει ένα σύστημα αρχείων, όπως ο File Manager των Windows, στα αρχεία και στους φακέλους του.

- Δικαιώματα πρόσβασης σε ένα κόμβο Κ

  - Εμφάνιση των μετα-δεδομένων του κόμβου Κ.

  - Εμφάνιση των κόμβων που είναι παιδιά του Κ.

  - Δυνατότητα επίσκεψης στον κόμβο Κ
(δηλαδή, μετάβαση σε σελίδα της εφαρμογής που αντιστοιχεί στον κόμβο Κ)

  - Εμφάνιση των πόρων που έχουν τοποθετηθεί στον κόμβο Κ.

  - Διαχείριση των μετα-δεδομένων του κόμβου Κ

  - Τοποθέτηση κόμβων κάτω από τον κόμβο Κ

  - Τοποθέτηση πόρων στον κόμβο Κ

- Δικαιώματα πρόσβασης σε ένα πόρο Π

  - Εμφάνιση μόνο των μετα-δεδομένων του πόρου Π.

  - Εμφάνιση των μετα-δεδομένων και των επισυναπτόμενων εγγράφων του πόρου

  - Διαχείριση των μετα-δεδομένων (και των επισυναπτόμενων αρχείων) του πόρου Π.

Ένα ρόλος συνδυάζει μία σειρά από δικαιώματα πρόσβασης σε κόμβους και πόρους, δεδομένου ότι ο συνδυασμός αυτός δεν έχει αντιφάσεις και είναι χρήσιμος σε μία κατηγορία εφαρμογών.

Για παράδειγμα, ο ρόλος του θεατή σε μία διαδικτυακή πύλη, συνδυάζει τα εξής δικαιώματα πρόσβασης για κάθε κόμβο Κ στον οποίο αποδίδεται:

  - Εμφάνιση των μετα-δεδομένων του κόμβου Κ.

  - Εμφάνιση των κόμβων που είναι παιδιά του Κ.

  - Δυνατότητα επίσκεψης στον κόμβο Κ
(δηλαδή, μετάβαση σε σελίδα της εφαρμογής που αντιστοιχεί στον κόμβο Κ)

  - Εμφάνιση των πόρων που έχουν τοποθετηθεί στον κόμβο Κ.

  - Εμφάνιση των μετα-δεδομένων και των επισυναπτόμενων εγγράφων κάθε πόρου που έχει τοποθετηθεί στον κόμβο Κ (εκτός εάν σε κάποιο συγκεκριμένο πόρο έχει απαγορευτεί η πρόσβαση για τους θεατές).

Ένας ρόλος μπορεί να είναι στατικός ή δυναμικός. Ένας στατικός ρόλος ισχύει μόνο για την περιοχή περιεχομένου πάνω στην οποία έχει οριστεί. Ένας δυναμικός ρόλος, επεκτείνει τα δικαιώματα πρόσβασης που περιλαμβάνει, στους κόμβους και στους πόρους που προστίθενται στην περιοχή περιεχομένου στην οποία αρχικά είχει οριστεί. Η διάκριση αυτή περιγράφεται με συγκεκριμένα παραδείγματα στις ενότητες που ακολουθούν.

### Πρότυποι ρόλοι του COMMET για τη διαχείριση του περιεχομένου

Το περιβάλλον COMMET θέτει στη διάθεση των προγραμματιστών εφαρμογών μία σειρά από προκαθορισμένους ρόλους, που επιτρέπουν συγκεκριμένη πρόσβαση στα δεδομένα. Οι ρόλοι αυτοί έχουν προκύψει με βάση την ανάλυση των απαιτήσεων για δικαιώματα πρόσβασης σε ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου. Επίσης, είναι σύμφωνοι με τις βασικές θεωρητικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου.

Φυσικά, εάν μία εφαρμογή έχει διαφορετικές απαιτήσεις, μπορούν να δημιουργηθούν νέοι ρόλοι με διαφορετικούς συνδυασμούς δικαιωμάτων πρόσβασης σε κόμβους και πόρους. Η σύνθεση των νέων ρόλων γίνεται από το περιβάλλον διαχείρισης ρόλων που προσφέρει το COMMET.

Οι προκαθορισμένοι ρόλοι, οι οποίοι αναφέρονται και ως πρότυποι ρόλοι του COMMET, δίνουν τα εξής δικαιώματα πρόσβασης όταν ορίζονται πάνω σε ένα κόμβο Κ μίας εφαρμογής:

- Θεατής

  - Βλέπει τα μετα-δεδομένα του κόμβου Κ

  - Βλέπει τα παιδιά του Κ (τους κόμβους που έχουν οριστεί κάτω από τον Κ)

  - Βλέπει τους πόρους που έχουν τοποθετηθεί στον κόμβο

  - Τοποθετεί πόρους του Κ στην προσωπική βιβλιοθήκη του

- Συντάκτης

- Προσθέτει νέους πόρους στον κόμβο Κ

- Διαχειρίζεται τους πόρους που ο ίδιος είχε προσθέσει στον κόμβο Κ

- Υπεύθυνος περιεχομένου

- Διαχειρίζεται τα μετα-δεδομένα του κόμβου Κ

- Προσθέτει κόμβους κάτω τον κόμβο Κ

- Προσθέτει νέους πόρους στον κόμβο Κ

- Τοποθετεί υπάρχοντες πόρους στον κόμβο Κ

- Διαγράφει πόρους από τον κόμβο Κ

- Αλλάζει τη σειρά εμφάνισης των πόρων που έχουν τοποθετηθεί στον κόμβο Κ

- Διαχειρίζεται οποιονδήποτε πόρο έχει τοποθετηθεί στον κόμβο Κ

Συνήθως, οι πρότυπο ρόλοι επεκτείνονται δυναμικά σε ολόκληρο το υποδέντρο που βρίσκεται κάτω από τον κόμβο Κ στον οποία αρχικά έχουν οριστεί. Επεκτείνοντας, την εφαρμογή ενός πρότυπου ρόλου σε ένα ολόκληρο υποδέντρο, συνεπάγονται τα εξής δικαιώματα πρόσβασης.

- Θεατής

- Πλοηγείται στους κόμβους του υποδέντρου.

- Βλέπει τα μετα-δεδομένα των πόρων του υποδέντρου.

- Βλέπει το περιεχόμενο των πληροφοριακών κειμένων των πόρων.

- Κάνει download τα αρχεία εγγράφων των πόρων.

- Συμπληρώνει φόρμες αποστολής στοιχείων .

- Αναζητά και να βλέπει πόρους που έχουν τοποθετηθεί στο υποδέντρο.

  - Τοποθετεί πόρους του Κ στην προσωπική βιβλιοθήκη του

- Συντάκτης

- Προσθέτει νέους πόρους στους κόμβους του υποδέντρου

- Τοποθετεί πόρους του υποδέντρου σε άλλους κόμβους του υποδέντρου

- Διαχειρίζεται τους πόρους που ο ίδιος είχε προσθέσει σε κόμβους του υποδέντρου

- Υπεύθυνος περιεχομένου

- Διαχειρίζεται τα μετα-δεδομένα των κόμβων του υποδέντρου

- Προσθέτει κόμβους

- Διαγράφει κόμβους

- Αλλάζει τη σειρά εμφάνισης των παιδιών (κόμβων) ενός κόμβου

- Προσθέτει νέους πόρους σε κόμβους του υποδέντρου

- Τοποθετεί υπάρχοντες πόρους (της εφαρμογής) σε κόμβους του υποδέντρου

- Διαγράφει πόρους από κόμβους του υποδέντρου

- Αλλάζει τη σειρά εμφάνισης των πόρων που έχουν τοποθετηθεί σε ένα κόμβο

- Διαχειρίζεται οποιονδήποτε πόρο έχει τοποθετηθεί στο υποδέντρο

### Το μοντέλο της απόδοσης Ρόλων σε Ομάδες Χρηστών

Οι ομάδες χρηστών και οι ρόλοι είναι αναπόσπαστα συστατικά του αντικειμενοστραφούς μοντέλου του COMMET. Για το λόγο αυτό, το COMMET προσφέρει ειδικό συμβολισμό (notation) για την απεικονισή τους στο μοντέλο δεδομένων μίας εφαρμογής.

Το Σχήμα 5 παρουσιάζει ένα παράδειγμα απόδοσης ρόλων σε ομάδες χρηστών επί των κόμβων της δομής περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου του Εργαστηρίου ΕΣΒΓΔ, που ακολουθεί το συμβολισμό του COMMET.

Όπως φαίνεται στο Υπόμνημα του Σχήματος 5, οι σκιασμένοι ρόλοι κληρονομούνται σε όλους τους απογόνους του κόμβου όπου αρχικά αποδίδονται. Με τον τρόπο αυτό, δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξει το διάγραμμα απόδοσης ρόλων καθώς προστίθενται νέοι κόμβοι στις δομές περιεχομένου μίας εφαρμογής.

Για παράδειγμα, κάθε χρήστης που ανήκει στην ομάδα «Διαχειριστής Περιεχομένου Μαθημάτων» έχει δικαιώματα υπεύθυνου περιεχομένου στους εξής κόμβους του Δικτυακού Τόπου του Εργαστηρίου ΕΣΒΓΔ, με αναφορά στο Σχήμα 5:

- Στον κόμβο «Μαθήματα»

- Στον κόμβο «Βάσεις Δεδομένων»

- Στον κόμβο «Τεχνητή Νοημοσύνη»

- Σε οποιοδήποτε νέο κόμβο προστεθεί κάτω από αυτούς

Κατά συνέπεια, ένας χρήστης που ανήκει στην ομάδα αυτή, μπορεί:

- Να προσθέτει νέα Μαθήματα στο Δικτυακό Τόπο (κάτω από τον κόμβο «Μαθήματα»)

- Να διαγράφει Μαθήματα από το Δικτυακό Τόπο

- Να προσθέτει κόμβους κάτω από ένα συγκεκριμένο μάθημα

- Να επεξεργάζεται τους πόρους που έχουν τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μάθημα

Σχήμα 5: Απόδοση ρόλων (επί των κόμβων μίας εφαρμογής) σε ομάδες χρηστών

### Τρόποι διαχείρισης του περιεχομένου σε εφαρμογές του COMMET

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται με το περιβάλλον COMMET, παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες (συντάκτες και υπεύθυνοι περιεχομένου) δύο εναλλακτικές μεθόδους για τη διαχείριση του περιεχομένου τους:

- Διαχείριση του περιεχομένου μέσα από τις υπάρχουσες σελίδες της εφαρμογής, με την κλήση των λειτουργιών διαχείρισης από εικονίδια που εμφανίζονται δίπλα στο περιεχόμενο.

- Τη χρήση μίας αυτόνομης εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου, η οποία παρουσιάζει το περιεχόμενο της αρχικής εφαρμογής σε μορφή που εξυπηρετεί προχωρημένες λειτουργίες διαχείρισης του περιεχομένου.

Ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται η διαχείριση περιεχομένου σε κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις, αναλύεται σε επόμενη ενότητα.

Πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι με τις προχωρημένες δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου που προσφέρονται μέσα από την ίδια την εφαρμογή που παρουσιάζει το περιεχόμενο, το COMMET είναι ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη:

- Διαδικτυακών εφαρμογών των οποίων οι συντάκτες και οι υπεύθυνοι περιεχομένου δεν έχουν ειδικές γνώσεις υπολογιστών και θέλουν τον απλούστερο δυνατό τρόπο για τη διαχείριση του περιεχομένου τους.

- Εφαρμογών συνεργασίας (intranets, extranets), στις οποίες εξορισμού η διαχείριση του περιεχομένου πρέπει να γίνεται από την ίδια εφαρμογή που παρουσιάζει το περιεχόμενο.

# Τύποι Περιεχομένου του COMMET

Το περιβάλλον COMMET υποστηρίζει άμεσα τους τύπους περιεχομένου που περιγράφει το Κεφάλαιο 2. Φυσικά, μπορούν να οριστούν νέοι τύποι περιεχομένου ή υπο-τύποι των υπαρχόντων.

Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει με τυπικό τρόπο την οντολογία του COMMET. Με βάση την βασική αρχή του object orientation, που ακολουθεί παντού το περιβάλλον COMMET, κάθε τύπος περιεχομένου αντιστοιχεί σε μία κλάση της οντολογίας. Στη συνέχεια του εγγράφου θα χρησιμοποιούμε τον όρο κλάση αντικειμένου ως συνώνυμο του όρου «τύπος περιεχομένου».

Στο παρόν κεφάλαιο, δίνει το σχήμα των κλάσεων και για κάθε κλάση περιγράφει τα ακόλουθα

- Τα μετα-δεδομένα της κλάσης.

- Τις υποστηριζόμενες λειτουργίες παρουσίασης που σχετίζονται με αυτήν την κλάση.

- Παραδείγματα αντικειμένων της κλάσης αυτής.

Στο λογισμικό του COMMET, οι κλάσεις περιγράφονται με XML schemata και τα αντικείμενα κάθε κλάσης υλοποιούνται με XML αρχεία που ακολουθούν το  XML schema της κλάσης. Στην περιγραφή που ακολουθεί, το XML schema κάθε κλάσης παριστάνεται με απεικόνιση grid, για να είναι πιο κατανοητό στους αναγνώστες.

Η πλήρης περιγραφή της οντολογίας του COMMET δίνεται στο Παράρτημα 1.

## Η οντολογία

## Κλάσεις κόμβων

Όλες οι κλάσεις κόμβων έχουν τα εξής μετα-δεδομένα συστήματος:

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Είδος | Τύπος | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nid | Κωδικός | protected | Integer | Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός του κόμβου |
| ntype | Κλάση | protected, final | String | Κλάση, που ανήκει ο κόμβος |
| nsubtype | Τύπος | protected | String | Υποτύπος της κλάσης, που ανήκει ο κόμβος |

### Φάκελος (folder)

Μετα-δεδομένα (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | public | Inherited | Τύπος | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nname | Όνομα |  |  | String | Όνομα του φακέλου |
| ndescr | Περιγραφή |  |  | String | Περιγραφή του φακέλου |
| nsavepath | Save Path |  |  | String | Μονοπάτι αποθήκευσης για το περιεχόμενο (πόρους) που τοποθετείται στο Φάκελο |
| ncolor | Χρώμα |  |  | String | Χαρακτηριστικό χρώμα του φακέλου |
| ncreator | Δημιουργός |  |  | Integer | Χρήστης που δημιούργησε το Φάκελο (Αναγνωριστικός Κωδικός του χρήστη) |
| ndatecreated | Ημερομηνία Δημιουργίας |  |  | Date | Ημερομηνία δημιουργίας του φακέλου |

Μέθοδοι (Methods)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Είδος | Επιστρέφει | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| getAttributes |  | protected | Hashtable | Επιστρέφει δυναμικό πίνακα με ζεύγη μεταδεδομένο – τιμή του |
| getLink |  | public | String | Επιστρέφει σύνδεσμο προς σελίδα του Portal |
| getColor |  | public | String | Επιστρέφει το Αναγνωριστικό Χρώμα του Φακέλου |
| getSavePath |  | public | String | Επιστρέφει το Μονοπάτι αποθήκευσης περιεχομένου |
| getDescendants |  | protected | Vector | Επιστρέφει δυναμική λίστα με τους Αναγνωριστικούς Κωδικούς των υποφακέλων |
| printMyAttributes | Μεταδεδομένα Φακέλου | public | XML | Επιστρέφει τα μετα-δεδομένα του Φακέλου και σχετικές πληροφορίες |
| printMySubtreeNodes | Απόγονοι Φακέλου | public | XML | Επιστρέφει ολόκληρο το δέντρο με τους απογόνους του Φακέλου |
| -- printMyChildren | Υπο-φάκελοι Φακέλου | public | XML | Επιστρέφει μόνο τους Υπο-Φακέλους |
| print MySubtreeResources | Πόροι Φακέλου και Απογόνων | public | XML | Επιστρέφει τους πόρους ολόκληρου του Υποδέντρου |
| -- prinMyResources | Πόροι Φακέλου | public | XML | Επιστρέφει τους πόρους μόνο του Φακέλου |
| -- print MyChildrenResources | Πόροι Υπο-Φακέλων | public | XML | Επιστρέφει τους πόρους μόνο των Υπο-φακέλων του Φακέλου |

### Θεματική κατηγορία (category)

Υποκλάση της κλάσης: Φάκελος

Μετα-δεδομένα (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | public | Inherited | Τύπος | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nname | Όνομα |  | √ | String | Όνομα της Θεματικής Κατηγορίας |
| ndescr | Περιγραφή |  | √ | String | Περιγραφή της Θεματικής Κατηγορίας |
| nsavepath | Save Path |  | √ | String | Μονοπάτι αποθήκευσης για το περιεχόμενο (πόρους) που τοποθετείται στην Κατηγορία |
| ncolor | Χρώμα |  | √ | String | Χαρακτηριστικό χρώμα της Κατηγορίας |
| ncreator | Δημιουργός |  | √ | Integer | Χρήστης που δημιούργησε το Φάκελο (Αναγνωριστικός Κωδικός του χρήστη) |
| ndatecreated | Ημερομηνία Δημιουργίας |  | √ | Date | Ημερομηνία δημιουργίας της Κατηγορίας |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης Φάκελος

### Πίνακας Ανακοινώσεων (blackboard)

Υποκλάση της κλάσης: Φάκελος

Μετα-δεδομένα (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | public | Inherited | Τύπος | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nname | Όνομα |  | √ | String | Όνομα του Πίνακα Ανακοινώσεων |
| ndescr | Περιγραφή |  | √ | String | Περιγραφή του Πίνακα Ανακοινώσεων |
| nsavepath | Save Path |  | √ | String | Μονοπάτι αποθήκευσης για το περιεχόμενο (πόρους) που τοποθετείται στον Πίνακα |
| ncolor | Χρώμα |  | √ | String | Χαρακτηριστικό χρώμα του Πίνακα |
| ncreator | Δημιουργός |  | √ | Integer | Χρήστης που δημιούργησε το Φάκελο (Αναγνωριστικός Κωδικός του χρήστη) |
| ndatecreated | Ημερομηνία Δημιουργίας |  | √ | Date | Ημερομηνία δημιουργίας του Πίνακα |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης Φάκελος

### Γεγονός (meeting)

Υποκλάση της κλάσης: Φάκελος

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | public | Inherited | Τύπος | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nname | Όνομα |  | √ | String | Όνομα |
| ndescr | Περιγραφή |  | √ | String | Περιγραφή |
| nsavepath | Save Path |  | √ | String | Μονοπάτι αποθήκευσης για το περιεχόμενο (πόρους) που τοποθετείται στο Γεγονός |
| ncolor | Χρώμα |  | √ | String | Χαρακτηριστικό χρώμα του Γεγονότος |
| ndate | Ημερομηνία |  | - | Date | Ημερομηνία Διεξαγωγής του Γεγονότος |
| nstatus | Κατάσταση |  | - | String | Δηλώνει εάν το γεγονός έγινε ή εκκρεμεί |
| nhost | Τόπος |  | - | String | Τόπος Διεξαγωγής του γεγονότος |
| nrespons | Υπεύθυνος |  | - | String | Άτομο υπεύθυνο για το γεγονός |
| ncreator | Δημιουργός |  | √ | Integer | Χρήστης που δημιούργησε το Φάκελο (Αναγνωριστικός Κωδικός του χρήστη) |
| ndatecreated | Ημερομηνία Δημιουργίας |  | √ | Date | Ημερομηνία δημιουργίας του Γεγονότος |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης Φάκελος

## Κλάσεις Πόρων

Όλες οι κλάσεις κόμβων έχουν τα εξής μετα-δεδομένα συστήματος:

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Είδος | Τύπος | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rid | Κωδικός | protected | Integer | Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός του πόρου |
| rtype | Κλάση | protected, final | String | Κλάση, που ανήκει ο πόρος |

### Πόρος (file)

Η κλάση file είναι abstract, δηλαδή δεν επιτρέπεται να δημιουργηθούν αντικείμενα αυτής της κλάσης, αλλά επιτρέπεται να δημιουργηθούν αντικείμενα των κλάσεων που κληρονομούν αυτή.

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | Χρήστης που δημιούργησε τον πόρο (Αναγνωριστικός Κωδικός του χρήστη) |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | Ημερομηνία Δημιουργίας του πόρου |
| rname | Τίτλος | String | Τίτλος του πόρου |
| rdescr | Περιγραφή | String | Σύντομη περιγραφή του πόρου |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | Εάν ο πόρος είναι δημοσιεύσιμος |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | Ημερομηνία έκδοσης (για δημοσίευση) |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | Το HTML έγγραφο που περιέχει αναλυτική περιγραφή του πόρου |

Μέθοδοι (Methods)

| Όνομα | Είδος | Επιστρέφει | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| getAttributes | protected | Hashtable | Επιστρέφει δυναμικό πίνακα με τα ζεύγη χαρακτηριστικό-τιμή |
| getLink | public | String | Επιστρέφει αλφαριθμητικό με τον σύνδεσμο προς σελίδα του Portal για το συγκεκριμένο αντικείμενο |
| getSpecificLink | public | String | Επιστρέφει αλφαριθμητικό που περιέχει το σύνδεσμο για την προβολή του αντικειμένου σε νέο παράθυρο σε εκτυπώσιμη μορφή |
| printMyAttributes | public | XML | Συγκεντρώνει σε XML δομή, τα μεταδεδομένα του πόρου, με κατάλληλες συνοδευτικές πληροφορίες |
| printMyHistory | public | XML | Συγκεντρώνει σε XML δομή, το ιστορικό διαχείρισης του πόρου (δημιουργία, τροποποίηση, προβολή του πόρου) |
| printMyRelatedFiles | public | XML | Συγκεντρώνει σε XML δομή, τους πόρους που έχουν συσχετιστεί με τον συγκεκριμένο πόρο |
| printMyParents | public | XML | Συγκεντρώνει σε XML δομή, τους φακέλους όπου έχει τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος πόρος |

### Εγγραφή Καταλόγου (catalogitem)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Τίτλος | String | <inherited> |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | <inherited> |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης πόρος

### Έγγραφο (document)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Τίτλος | String | <inherited> |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | <inherited> |
| rfile | Έγγραφο για Download | String | Το αρχείο του εγγράφου προς download |
| rauthor | Συγγραφέας του εγγράφου | String | Συγγραφέας του εγγράφου |
| rfile_type | Τύπος του εγγράφου | String | Τύπος του download αρχείου |
| rfile_size | Μέγεθος του εγγράφου | String | Μέγεθος του download αρχείου (σε bytes) |
| rfile_modified | Ημ/νία τελευταίας μεταβολή | String | Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής του download |
| reventdate | Ημερομηνία γεγονότος | Date | Ημερομηνία γεγονότος |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης πόρος

### Κείμενο (usertext)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Τίτλος | String | <inherited> |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | <inherited> |
| rtext | Έγγραφο HTML | String | Το αρχείο του HTML εγγράφου |
| rauthor | Συγγραφέας του εγγράφου | String | Συγγραφέας |
| reventdate | Ημερομηνία γεγονότος | Date | Ημερομηνία γεγονότος |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης πόρος

### Σύνδεσμος (weblink)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Τίτλος | String | <inherited> |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | <inherited> |
| rlink | Σύνδεσμος (web link) | String | Το URL του συνδέσμου |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης πόρος

### Εσωτερικός Σύνδεσμος (internallink)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Τίτλος | String | <inherited> |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | <inherited> |
| rlink | Σύνδεσμος (εσωτερικό link) | String | <inherited> |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης σύνδεσμος

### Εικόνα (image)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Τίτλος | String | <inherited> |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | <inherited> |
| rimage | Αρχείο Εικόνας | String | Αρχείο της εικόνας (gif, jpg, png, κλπ) |
| rlink | Link Εικόνας | String | Το URL του συνδέσμου από την εικόνα |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης πόρος

### Πρόσωπο (person)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Ονοματεπώνυμο | String | Ονοματεπώνυμο του προσώπου |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Βιογραφικό | String | Αρχείο HMTL με το Βιογραφικό του προσώπου |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης πόρος

### Ανακοίνωση (announcement)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Τίτλος | String | <inherited> |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | <inherited> |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης πόρος

### Ανακοίνωση - Έγγραφο (anndocument)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Τίτλος | String | <inherited> |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | <inherited> |
| rfile | Έγγραφο της ανακοίνωσης | String | Το αρχείο του εγγράφου της ανακοίνωσης |
| rauthor | Συγγραφέας του εγγράφου | String | Συγγραφέας του εγγράφου |
| rfile_type | Τύπος του εγγράφου | String | Τύπος του εγγράφου της ανακοίνωσης (doc, pdf) |
| rfile_size | Μέγεθος του εγγράφου | String | Μέγεθος του εγγράφου της ανακοίνωσης (bytes) |
| rfile_modified | Ημ/νία τελευταίας μεταβολής | String | Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής του εγγράφου |
| reventdate | Ημερομηνία γεγονότος | Date | Ημερομηνία γεγονότος |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης ανακοίνωση

### Ανακοίνωση - Κείμενο (annusertext)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Τίτλος | String | <inherited> |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | <inherited> |
| rtext | Έγγραφο HTML | String | Το αρχείο του HTML εγγράφου της ανακοίνωσης |
| rauthor | Συγγραφέας του εγγράφου | String | Συγγραφέας |
| reventdate | Ημερομηνία γεγονότος | Date | Ημερομηνία γεγονότος |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης ανακοίνωση

### Ανακοίνωση - Σύνδεσμος (annweblink)

Ιδιότητες (Properties)

| Κωδικό Όνομα | Τίτλος | Τύπος Δεδομένου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| rowner | Δημιουργός | Integer | <inherited> |
| rdate | Ημ/νία Δημιουργίας | Date | <inherited> |
| rname | Τίτλος | String | <inherited> |
| rdescr | Περιγραφή | String | <inherited> |
| rpublished | Δημοσιεύσιμο | Boolean | <inherited> |
| rposted | Ημερ Έκδοσης | Date | <inherited> |
| rsmalltext | Αναλυτική Περιγραφή | String | <inherited> |
| rlink | Σύνδεσμος (web link) | String | Το URL του συνδέσμου |

Μέθοδοι (Methods)

Κληρονομεί όλες τις μεθόδους της κλάσης ανακοίνωση

# Λειτουργίες

Για κάθε λειτουργία περιγράφονται τα εξής στοιχεία:

- Τίτλος και σύντομη περιγραφή της λειτουργίας

- Παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

- Το XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία.

- Ενδεικτικό παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία (σε XML μορφή)

- Ενδεικτικά παραδείγματα δομών εμφάνισης που παράγονται από τη λειτουργία (HTML format)

## Λειτουργίες σε κλάσεις κόμβων

### Περιγραφή Φακέλου

Η λειτουργία αυτή συγκεντρώνει και παρουσιάζει τα μετα-δεδομένα (τίτλο, περιγραφή, κλπ) ενός αντικειμένου της κλάσης Φάκελος.

#### Παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngFolderId | Κωδικός | Κωδικός του Φακέλου. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο φακέλου από τον τρέχοντα |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Φακέλου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

### Απόγονοι Φακέλου

Η λειτουργία «Απόγονοι Φακέλου» συγκεντρώνει και παρουσιάζει τους απογόνους ενός φακέλου.

Κάθε φάκελος ενός Portal που βασίζεται στο COMMET ανήκει σε μία ιεραρχική (δενδρική) δομή φακέλων. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή της λειτουργίας αυτής σε ένα φάκελο ενός Portal, επιστρέφει ολόκληρο το υποδέντρο της ιεραρχικής δομής του Portal που έχει ρίζα τον φάκελο αυτό

#### Παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngFolderId | Κωδικός | Κωδικός του Φακέλου. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο φακέλου από τον τρέχοντα |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Φακέλου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων |
| arrAllowedTypes | Συμπεριλαμβανόμενοι τύποι Φακέλων | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα περιληφθούν στους απογόνους. Οι απόγονοι που δεν ανήκουν στις κλάσεις αυτές δεν θα περιληφθούν στα αποτελέσματα της λειτουργίας. |
| arrHiddenTypes | Εξαιρούμενοι τύποι Φάκελοι | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα εξαιρεθούν από τους απογόνους. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν η παράμετρος arrAllowedTypes είναι κενή. |
| lngDepth | Βάθος απογόνων | Το βάθος μέχρι το οποίο θα εντοπιστούν απόγονοι. Αν έχει τιμή 1 τότε θα συμπεριληφθούν μόνο τα παιδιά του φακέλου, αν έχει τιμή 2 τότε θα συμπεριληφθούν τα «παιδιά» και τα «εγγόνια» του φακέλου, κ.ο.κ. |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

### Υπο-φάκελοι Φακέλου

Η λειτουργία «Υπο-Φάκελοι Φακέλου» συγκεντρώνει και παρουσιάζει τους υποφακέλους ενός φακέλου.

Αποτελεί μία εξειδίκευση της λειτουργίας «Απόγονοι Φακέλου», η οποία περιορίζει την αναζήτηση των απογόνων μόνο στα παιδιά ενός Φακέλου (βάθος απογόνων 1).

#### Παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngFolderId | Κωδικός | Κωδικός του Φακέλου. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο φακέλου από τον τρέχοντα |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Φακέλου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων |
| arrAllowedTypes | Συμπεριλαμβανόμενοι τύποι Φακέλων | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα περιληφθούν στους απογόνους. Οι απόγονοι που δεν ανήκουν στις κλάσεις αυτές δεν θα περιληφθούν στα αποτελέσματα της λειτουργίας. |
| arrHiddenTypes | Εξαιρούμενοι τύποι Φάκελοι | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα εξαιρεθούν από τους απογόνους. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν η παράμετρος arrAllowedTypes είναι κενή. |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

### Πόροι Φακέλου & Απογόνων

Η λειτουργία «Πόροι Φακέλου & Απογόνων» συγκεντρώνει και παρουσιάζει τους πόρους που έχουν τοποθετηθεί σε ένα φάκελο και στους απογόνους του.

Η εφαρμογή της λειτουργίας αυτής σε ένα φάκελο ενός Portal:

- Επιστρέφει ολόκληρο το υποδέντρο της ιεραρχικής δομής του Portal που έχει ρίζα τον φάκελο.

- Σε κάθε φάκελο του υποδέντρου, περιλαμβάνει τους πόρους που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν.

#### Παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngFolderId | Κωδικός | Κωδικός του Φακέλου. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο φακέλου από τον τρέχοντα |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Φακέλου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων |
| arrAllowedTypes | Συμπεριλαμβανόμενοι τύποι Φακέλων | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα περιληφθούν στους απογόνους. Οι απόγονοι που δεν ανήκουν στις κλάσεις αυτές δεν θα περιληφθούν στα αποτελέσματα της λειτουργίας. |
| arrHiddenTypes | Εξαιρούμενοι τύποι Φάκελοι | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα εξαιρεθούν από τους απογόνους. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν η παράμετρος arrAllowedTypes είναι κενή. |
| lngDepth | Βάθος απογόνων | Το βάθος μέχρι το οποίο θα εντοπιστούν απόγονοι. Αν έχει τιμή 1 τότε θα συμπεριληφθούν μόνο τα παιδιά του φακέλου, αν έχει τιμή 2 τότε θα συμπεριληφθούν τα «παιδιά» και τα «εγγόνια» του φακέλου, κ.ο.κ. |
| strState | Πλάνο εμφάνισης | Περιορίζει τους πόρους που θα παρουσιαστούν, με βάση το status της τοποθέτησης (δηλ. εάν έχει δηλωθεί ότι ένας πόρος θα ανήκει στο αρχείο του φακέλου, κοκ). Παίρνει τιμές: *, main , archive , personal Αν έχει τιμή “*” τότε θα εμφανιστούν όλοι οι πόροι του φακέλου, ειδάλλως θα εμφανιστούν μόνο οι πόροι με την επιλεγμένη κατάσταση |
| strPresentationOverride | Υποχρεωτικός Τρόπος Παρουσίασης | Καθορίζει τον τρόπο εντοπισμού των χαρακτηριστικών παρουσίασης ενός πόρου στα πλαίσια του Φακέλου όπου έχει τοποθετηθεί. Εάν έχει τιμή, τότε η τιμή αυτή είναι ο επιβαλλόμενος τρόπος παρουσίασης για όλους τους πόρους του Φακέλου. Αλλιώς, κάθε πόρος θα εμφανιστεί με τον ξεχωριστό τρόπο που έχει επιλεγεί κατά την τοποθέτησή του στο Φάκελο, |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

### Πόροι Φακέλου

Η λειτουργία «Πόροι Φακέλου» συγκεντρώνει και παρουσιάζει τους πόρους που έχουν τοποθετηθεί σε ένα φάκελο.

Η λειτουργία αυτή είναι μία εξειδίκευση της λειτουργίας «Πόροι Φακέλου & Απογόνων», η οποία περιορίζει την αναζήτηση μόνο στους πόρους του Φακέλου.

#### Παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngFolderId | Κωδικός | Κωδικός του Φακέλου. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο φακέλου από τον τρέχοντα |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Φακέλου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων |
| strState | Πλάνο εμφάνισης | Περιορίζει τους πόρους που θα παρουσιαστούν, με βάση το status της τοποθέτησης (δηλ. εάν έχει δηλωθεί ότι ένας πόρος θα ανήκει στο αρχείο του φακέλου, κοκ). Παίρνει τιμές: *, main , archive , personal Αν έχει τιμή “*” τότε θα εμφανιστούν όλοι οι πόροι του φακέλου, ειδάλλως θα εμφανιστούν μόνο οι πόροι με την επιλεγμένη κατάσταση |
| strPresentationOverride | Υποχρεωτικός Τρόπος Παρουσίασης | Καθορίζει τον τρόπο εντοπισμού των χαρακτηριστικών παρουσίασης ενός πόρου στα πλαίσια του Φακέλου όπου έχει τοποθετηθεί. Εάν έχει τιμή, τότε η τιμή αυτή είναι ο επιβαλλόμενος τρόπος παρουσίασης για όλους τους πόρους του Φακέλου. Αλλιώς, κάθε πόρος θα εμφανιστεί με τον ξεχωριστό τρόπο που έχει επιλεγεί κατά την τοποθέτησή του στο Φάκελο, |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

### Πόροι Υπο-Φακέλων

Η λειτουργία «Πόροι Υπο-Φακέλων» συγκεντρώνει και παρουσιάζει τους πόρους που έχουν τοποθετηθεί στους υποφακέλους ενός φακέλου και όχι στον ίδιο το φάκελο.

Η λειτουργία αυτή είναι μία ειδική περίπτωση της λειτουργίας «Πόροι Φακέλου & Απογόνων», η οποία περιορίζει την αναζήτηση πόρων μόνο στους Υπο-Φακέλους του Φακέλου, εξαιρώντας τους πόρους του ίδιου του Φακέλου.

#### Παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngFolderId | Κωδικός | Κωδικός του Φακέλου. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο φακέλου από τον τρέχοντα |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Φακέλου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων |
| arrAllowedTypes | Συμπεριλαμβανόμενοι τύποι Φακέλων | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα περιληφθούν στους απογόνους. Οι απόγονοι που δεν ανήκουν στις κλάσεις αυτές δεν θα περιληφθούν στα αποτελέσματα της λειτουργίας. |
| arrHiddenTypes | Εξαιρούμενοι τύποι Φάκελοι | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα εξαιρεθούν από τους απογόνους. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν η παράμετρος arrAllowedTypes είναι κενή. |
| strState | Πλάνο εμφάνισης | Περιορίζει τους πόρους που θα παρουσιαστούν, με βάση το status της τοποθέτησης (δηλ. εάν έχει δηλωθεί ότι ένας πόρος θα ανήκει στο αρχείο του φακέλου, κοκ). Παίρνει τιμές: *, main , archive , personal Αν έχει τιμή “*” τότε θα εμφανιστούν όλοι οι πόροι του φακέλου, ειδάλλως θα εμφανιστούν μόνο οι πόροι με την επιλεγμένη κατάσταση |
| strPresentationOverride | Υποχρεωτικός Τρόπος Παρουσίασης | Καθορίζει τον τρόπο εντοπισμού των χαρακτηριστικών παρουσίασης ενός πόρου στα πλαίσια του Φακέλου όπου έχει τοποθετηθεί. Εάν έχει τιμή, τότε η τιμή αυτή είναι ο επιβαλλόμενος τρόπος παρουσίασης για όλους τους πόρους του Φακέλου. Αλλιώς, κάθε πόρος θα εμφανιστεί με τον ξεχωριστό τρόπο που έχει επιλεγεί κατά την τοποθέτησή του στο Φάκελο, |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

Η λειτουργία δεν έχει δικό της σχήμα περιεχομένου, καθώς δεν παράγει μονάχα ένα XML αρχείο περιεχομένου, αλλά τόσο όσα και οι Υπο-Φάκελοι του φακέλου. Κάθε ένα από αυτά τα XML ακολουθεί το σχήμα που παρουσιάστηκε στη λειτουργία «Πόροι Φακέλου».

## Λειτουργίες σε κλάσεις πόρων

### Μετα-δεδομένα Πόρου

Η λειτουργία αυτή συγκεντρώνει και παρουσιάζει τα μετα-δεδομένα (τίτλο, περιγραφή, δημιουργό, ημερομηνία δημιουργίας, κλπ) ενός πόρου (δηλαδή, ενός αντικειμένου της κλάσης Πόρος).

Εκτός από τα βασικά μετα-δεδομένα ενός πόρου, η μπορεί ενδέχεται να παρουσιάζει και εξειδικευμένα στοιχεία, όπως το κείμενο ενός HTML ή το αρχείο ενός εγγράφου, κτλ, ανάλογα με την κλάση ενός πόρου («έγγραφο», «κείμενο», κλπ).

#### Τρόπος κλήσης και παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngFileId | Κωδικός | Κωδικός του Πόρου. - Default τιμή: Τρέχον Πόρος (curresrc) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο πόρο από τον τρέχοντα |
| lngContainerNodeId | Φάκελος Πόρου | Φάκελος στα πλαίσια του οποίου παρουσιάζεται ο Πόρος. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη άλλο Φάκελο, όπου έχει τοποθετηθεί ο Πόρος |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Πόρου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων του πόρου |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

### Συσχετισμένοι Πόροι

Η λειτουργία αυτή συγκεντρώνει και παρουσιάζει πληροφορίες όλων των Πόρων ενός Portal που έχουν συσχετιστεί με ένα συγκεκριμένο Πόρο.

#### Τρόπος κλήσης και παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngFileId | Κωδικός | Κωδικός του Πόρου. - Default τιμή: Τρέχον Πόρος (curresrc) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο πόρο από τον τρέχοντα |
| lngContainerNodeId | Φάκελος Πόρου | Φάκελος στα πλαίσια του οποίου παρουσιάζεται ο Πόρος. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη άλλο Φάκελο, όπου έχει τοποθετηθεί ο Πόρος |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Πόρου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων του πόρου |
| strRelationType | Είδος Συσχέτισης | Το είδος της συσχέτισης που θα αναζητήσει η λειτουργία. Αν έχει τιμή “*” τότε θα εμφανιστούν όλοι οι πόροι που έχουν συσχετιστεί με το συγκεκριμένο πόρο, ανεξάρτητα από το είδος της συσχέτισής τους. Αλλιώς, θα εμφανιστούν μόνο οι πόροι με το επιλεγμένο είδος συσχέτισης |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

### Εμπεριέχοντες Φάκελοι

Η λειτουργία «Εμπεριέχοντες Φάκελοι» συγκεντρώνει και παρουσιάζει για ένα πόρο ενός Portal, όλους τους Φακέλους του Portal όπου έχει τοποθετηθεί ο πόρος αυτός.

Όπως αναφέρθηκε στη περιγραφή του μοντέλου δεδομένων του COMMET, ένας πόρος μπορεί να τοποθετηθεί σε πολλούς Φακέλους ενός Portal.

#### Τρόπος κλήσης και παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngFileId | Κωδικός | Κωδικός του Πόρου. - Default τιμή: Τρέχον Πόρος (curresrc) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο πόρο από τον τρέχοντα |
| lngContainerNodeId | Φάκελος Πόρου | Φάκελος στα πλαίσια του οποίου παρουσιάζεται ο Πόρος. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη άλλο Φάκελο, όπου έχει τοποθετηθεί ο Πόρος |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Πόρου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων του πόρου |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

### Ιστορικό Διαχείρισης Πόρου

Η λειτουργία αυτή συγκεντρώνει και παρουσιάζει για ένα πόρο ενός Portal, στοιχεία που αφορούν τις ενέργειες διαχείρισης που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν (εισαγωγή, τροποποίηση, εμφάνιση).

#### Τρόπος κλήσης και παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngFileId | Κωδικός | Κωδικός του Πόρου. - Default τιμή: Τρέχον Πόρος (curresrc) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλο πόρο από τον τρέχοντα |
| lngContainerNodeId | Φάκελος Πόρου | Φάκελος στα πλαίσια του οποίου παρουσιάζεται ο Πόρος. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη άλλο Φάκελο, όπου έχει τοποθετηθεί ο Πόρος |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Πόρου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων του πόρου |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

## Γενικές λειτουργίες

### Μενού

Η λειτουργία αυτή συγκεντρώνει και παρουσιάζει τους απογόνους ενός φακέλου, με σκοπό την παρουσίασή τους σε μορφή μενού πλοήγησης.

Το περιεχόμενο που επιστρέφει λειτουργίας είναι παρόμοιο με αυτό που περιγράφεται για την λειτουργία «Απόγονοι Φακέλου». Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο μορφοποιείται το περιεχόμενο είναι ο τυπικός τρόπος των μενού πλοήγησης.

#### Παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngRootId | Κωδικός Ρίζας Μενού | Ο Φάκελος που θα αποτελεί τη ρίζα του Μενού. - Default τιμή: Ρίζα του τρέχοντος Portal (lngPortalRoot) Χρησιμοποιείται μόνο εάν το μενού πρέπει να ξεκινά από φάκελο διαφορετικό από τη ρίζα του Portal |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Φακέλου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων |
| arrAllowedTypes | Συμπεριλαμβανόμενοι τύποι Φακέλων | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα περιληφθούν στους απογόνους. Οι απόγονοι που δεν ανήκουν στις κλάσεις αυτές δεν θα περιληφθούν στα αποτελέσματα της λειτουργίας. |
| arrHiddenTypes | Εξαιρούμενοι τύποι Φάκελοι | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα εξαιρεθούν από τους απογόνους. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν η παράμετρος arrAllowedTypes είναι κενή. |
| lngDepth | Βάθος απογόνων | Το βάθος μέχρι το οποίο θα φτάσει το μενού. Αν έχει τιμή 1 τότε το μενού θα έχει βάθος 1, αν έχει τιμή 2 τότε το μενού θα έχει βάθος 2, κοκ |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

### Δυναμικό Μενού

Η λειτουργία «Δυναμικό Μενού» θα μπορούσε να είναι μία έκδοση της λειτουργίας «Μενού» με διαφορετικό τρόπο εμφάνισης του περιεχομένου που έχει συγκεντρώσει. Η διαφορά εμφάνισης έγκειται στο εξής:

- Το στατικό μενού παρουσιάζει δέντρο με όλους τους απογόνους της ρίζας (μέχρι το βάθος που έχει οριστεί)

- Το δυναμικό μενού παρουσιάζει το ίδιο δέντρο, εμφανίζοντας επιπλέον και τα παιδιά του φακέλου που έχει επιλεγεί (τρέχοντος φακέλου)

Για λόγους επίδοσης (ταχύτητα δημιουργίας των σελίδων του Portal), η λειτουργία «Δυναμικό Μενού» συγκεντρώνει πληροφορίες μόνο για τους Φακέλους που πρόκειται να εμφανίσει. Δηλαδή, συγκεντρώνει πληροφορίες μόνο για τους Φακέλους που ανήκουν στα σταθερά επίπεδα που εμφανίζει, και επιπλέον για τους Υπο-Φακέλους του τρέχοντος Φακέλου.

Η λειτουργία αυτή είναι μια παραλλαγή της λειτουργίας «Μενού». Η διαφορά έγκειται στο ότι οι κόμβοι που συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενό της ενδέχεται να είναι περισσότεροι από αυτούς που θα περιείχε το αποτέλεσμα της λειτουργίας «Μενού» με τις ίδιες παραμέτρους. Συγκεκριμένα, θα συμπεριληφθούν και οι υπο-φάκελοι του επιλεγμένου φάκελου, ακόμα κι αν το μέγιστο βάθος αναζήτησης ξεπερνιέται με αυτό τον τρόπο κατά ένα.

#### Παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngRootId | Κωδικός Ρίζας Μενού | Ο Φάκελος που θα αποτελεί τη ρίζα του Μενού. - Default τιμή: Ρίζα του τρέχοντος Portal (lngPortalRoot) Χρησιμοποιείται μόνο εάν το μενού πρέπει να ξεκινά από φάκελο διαφορετικό από τη ρίζα του Portal |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Φακέλου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων |
| arrAllowedTypes | Συμπεριλαμβανόμενοι τύποι Φακέλων | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα περιληφθούν στους απογόνους. Οι απόγονοι που δεν ανήκουν στις κλάσεις αυτές δεν θα περιληφθούν στα αποτελέσματα της λειτουργίας. |
| arrHiddenTypes | Εξαιρούμενοι τύποι Φάκελοι | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα εξαιρεθούν από τους απογόνους. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν η παράμετρος arrAllowedTypes είναι κενή. |
| lngDepth | Βάθος απογόνων | Το βάθος μέχρι το οποίο θα φτάσει το μενού. Αν έχει τιμή 1 τότε το μενού θα έχει βάθος 1, αν έχει τιμή 2 τότε το μενού θα έχει βάθος 2, κοκ |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

### Γραμμή πλοήγησης

Η λειτουργία αυτή αναζητά και παρουσιάζει το πλήρες μονοπάτι της ιεραρχίας των φακέλων ενός Portal, από τον τρέχοντα φάκελο μέχρι τον Φάκελο που βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας.

#### Παράμετροι κλήσης της λειτουργίας

| Κωδικός Παραμέτρου | Τίτλος Παραμέτρου | Περιγραφή Παραμέτρου |
| --- | --- | --- |
| lngRootId | Κωδικός Φακέλου | Ο Φάκελος που θα αποτελεί το τέλος του μονοπατιού, το οποίο ξεκινά από τη ρίζα του Portal. - Default τιμή: Τρέχον Φάκελος (curnode) Χρησιμοποιείται μόνο εάν το μονοπάτι πρέπει να φτάσει σε διαφορετικό φάκελο από τον τρέχοντα φάκελο |
| lngLanguageId | Γλώσσα | Γλώσσα των προς εμφάνιση πληροφοριών - Default τιμή: Τρέχουσα Γλώσσα (curlang) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να δείξει το περιεχόμενό της σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα |
| lngUserId | Χρήστης | Χρήστης που προσπελαύνει τις πληροφορίες του Φακέλου - Default τιμή: Τρέχον Χρήστης (lngUserId) Χρησιμοποιείται μόνο εάν η λειτουργία πρέπει να λάβει υπόψη της τα δικαιώματα πρόσβασης διαφορετικού από τον τρέχοντα χρήστη |
| blnShowButtons | Παραπομπές | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπομπές |
| blnIncludePresentationInfo | Τίτλοι | Αν η λειτουργία θα περιλάβει και τους τίτλους (labels) των μετα-δεδομένων |
| arrAllowedTypes | Συμπεριλαμβανόμενοι τύποι Φακέλων | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα περιληφθούν στους απογόνους. Οι απόγονοι που δεν ανήκουν στις κλάσεις αυτές δεν θα περιληφθούν στα αποτελέσματα της λειτουργίας. |
| arrHiddenTypes | Εξαιρούμενοι τύποι Φάκελοι | Κλάσεις φακέλων (σύνολο ζευγών κλάση/τύπος) που θα εξαιρεθούν από τους απογόνους. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν η παράμετρος arrAllowedTypes είναι κενή. |

#### XML σχήμα του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παράδειγμα περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

#### Παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου που επιστρέφει η λειτουργία

# Υλοποίηση των λειτουργιών με πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική

Αναλυτικό σχήμα της πολύ-επίπεδης αρχιτεκτονικής & σύντομη περιγραφή κάθε επιπέδου (με τεχνικούς όρους)

## Δημιουργία του περιεχομένου μίας λειτουργίας

Η ενότητα αυτή περιγράφει με ποιο τρόπο το λογισμικό των επιπέδων <Εφαρμογής> και <Storage> λειτουργεί προκειμένου να παράγει το XML αρχείο του περιεχομένου μίας λειτουργίας παρουσίασης.

Για να γίνει κατανοητή η περιγραφή, χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Παρουσιάζουμε πώς η λειτουργία «Απόγονοι Φακέλου» με συγκεκριμένες παραμέτρους κλήσης, δημιουργεί το τελικό XML αρχείο περιεχομένου για να εφαρμοστεί στο στιγμιότυπο (instance) του περιεχομένου ενός Portal, το οποίο περιγράφεται στο Σχήμα 4.1

Σχήμα 5.1: Στιγμιότυπο του περιεχομένου του Portal του παραδείγματος

### Το διάγραμμα υλοποίησης της λειτουργίας «Απόγονοι Φακέλου»

Διάγραμμα A

Διάγραμμα B

Διάγραμμα C

Διάγραμμα D

### Περιγραφή των επιμέρους λειτουργιών

Στο σχήμα 4.1 φαίνεται το βασικό διάγραμμα της λειτουργίας «Απόγονοι Φακέλου» για τον φάκελο «Γενικές Συναντήσεις». Ο φάκελος αυτός έχει 2 υποφακέλους κλάσης «Γεγονός». Στη συνέχεια παραθέτουμε τα αντικείμενα με τις μετα-δεδομένα και τις τιμές τους.

Αντικείμενο «Γενικές Συναντήσεις»

| nid | 2470 | Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός |
| --- | --- | --- |
| ntype | “folder” | Όνομα Κλάσης |
| nsubtype | “meetingContainer” | Υποτύπος |
| nname | “Γενικές Συναντήσεις” | Όνομα φακέλου |
| ndescr |  | Περιγραφή φακέλου |
| ncreator | 8 | Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός χρήστη/δημιουργού |
| nsavepath | “main/” | Μονοπάτι αποθήκευσης περιεχομένου |
| ncolor | “#FF0033” | Αναγνωριστικό χρώμα |
| ndatecreated | “7/12/2004” | Ημερομηνία Δημιουργίας |

Αντικείμενο «Μηχανισμός Patches»

| nid | 2609 | Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός |
| --- | --- | --- |
| ntype | “meeting” | Όνομα Κλάσης |
| nsubtype |  | Υποτύπος |
| nname | “Μηχανισμός Patches” | Όνομα φακέλου |
| ndescr | “Τελική σχεδίαση του μηχανισμού των Patches στην ASP έκδοση” | Περιγραφή φακέλου |
| ncreator | 8 | Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός χρήστη/δημιουργού |
| nsavepath | “main/” | Μονοπάτι αποθήκευσης περιεχομένου |
| ncolor | “#FF0033” | Αναγνωριστικό χρώμα |
| ndatecreated | “12/1/2005” | Ημερομηνία Δημιουργίας |
| ndate | “5/1/2005” | Ημερομηνία Διεξαγωγής |
| nstatus | “Έγινε” | Κατάσταση |
| nhost | “COMMET” | Τόπος Διαξαγωγής |
| nrespons | “Αλ.Λάσκαρης” | Υπεύθυνος |

Αντικείμενο «Add-on Tools»

| nid | 2613 | Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός |
| --- | --- | --- |
| ntype | “meeting” | Όνομα Κλάσης |
| nsubtype |  | Υποτύπος |
| nname | “Μηχανισμός Patches” | Όνομα φακέλου |
| ndescr | “Επιλογή των tools για extra λειτουργικότητα στο COMMET” | Περιγραφή φακέλου |
| ncreator | 8 | Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός χρήστη/δημιουργού |
| nsavepath | “main/” | Μονοπάτι αποθήκευσης περιεχομένου |
| ncolor | “#FF0033” | Αναγνωριστικό χρώμα |
| ndatecreated | “12/1/2005” | Ημερομηνία Δημιουργίας |
| ndate | “11/1/2005” | Ημερομηνία Διεξαγωγής |
| nstatus | “Έγινε” | Κατάσταση |
| nhost | “Ε.Μ.Π.” | Τόπος Διαξαγωγής |
| nrespons | “Κ.Διακονικολάου” | Υπεύθυνος |

Ακολουθώντας τα διαγράμματα θα παρακολουθήσουμε την πορεία παραγωγής του XML αρχείου του στιγμιότυπου του σχήματος 4.1.

#### folder_printMySubtreeNodes (Διάγραμμα Α, Βήμα 1-4)

Βήμα 1. Κλήση της ρουτίνας folder_printMySubtreeNodes με input παραμέτρους:

| lngFolderId | = | 2470 |
| --- | --- | --- |
| lngLanguageId | = | 0 (“Ελληνικά”) |
| arrHiddenTypes | = | “” |
| arrAllowedTypes | = | “*” |
| lngUserId | = | 0 (“Ανώνυμος”) |
| lngDepth | = | 1 |
| strTemplate | = | ... |
| strSchema | = | … |
| blnShowButtons | = | True |
| blnIncludePresentationInfo | = | False |

Στην παραγωγή του XML αρχείου δεν παίζουν κανένα ρόλο οι παράμετροι strTemplate και strSchema και γιαυτό παραλείπονται, τόσο εδώ όσο και στο υπόλοιπο παράδειγμα.

Βήμα 2. Δημιουργείται το XML αρχείο στη μνήμη. Η αρχική μορφή του XML αρχείου είναι:

Πίνακας 1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <content> </content>

| Ορισμός Κλήσης constructNodeXml |  |
| --- | --- |

Βήμα 3. Ο έλεγχος περνά στη ρουτίνα constructNodeXml, η οποία δέχεται ως παράμετρο το XML αρχείο που δημιουργήθηκε ώστε να το συμπληρώσει. Οι input παράμετροι είναι:

| objXMLDoc | = | To XML αρχείο που δημιουργήθηκε |
| --- | --- | --- |
| objCurXmlElement | = | Ένας pointer για την προσθήκη πληροφορίας στο XML αρχείο |
| lngFolderId | = | 2470 |
| lngLanguageId | = | 0 (“Ελληνικά”) |
| arrHiddenTypes | = | “” |
| arrAllowedTypes | = | “” |
| lngUserId | = | 0 (“Ανώνυμος”) |
| lngDepth | = | 1 |
| lngDepth | = | 1 |
| blnShowButtons | = | False |
| strRelation | = | “” |
| oRelationProperties | = | Nothing |
| blnIncludePresentationInfo | = | False |

Οι παράμετροι strRelation και oRelationProperties υποδηλώνουν τη σχέση ανάμεσα στα αντικείμενα που θα αποτυπωθούν και τις ιδιότητες της σχέσης αντίστοιχα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η σχέση μεταξύ φακέλου και απογόνων είναι built-in και δεν ορίζεται κατά την κλήση.

Βήμα 4. Το τελικό XML αρχείο επιστρέφεται από τη συνάρτηση constructNodeXML.

#### constructNodeXML (Διάγραμμα Β, Βήμα 3.1 – 3.16 )

Βήμα 3.1. Έλεγχος των δικαιωμάτων του χρήστη πάνω στο ζητούμενο φάκελο. Για το λόγο αυτό καλείται η συνάρτηση node_getPermissions του επιπέδου <AccessControl>.

Η συνάρτηση node_getPermissions δέχεται ως παραμέτρους μια σειρά από boolean μεταβλητές, οι οποίες αντιστοιχούν στα δικαιώματα που ορίζονται στο COMMET ως τα δυνατά δικαιώματα ενός χρήστη πάνω σε ένα αντικείμενο τύπου «Κόμβος». Οι μεταβλητές αυτές περνούν στην node_getPermissions «με αναφορά» (by reference). Τέλος, δέχεται ως παραμέτρους τον αναγνωριστικό κωδικό του χρήστη και τον αναγνωριστικό κωδικό του φακέλου.

Στο παράδειγμά μας έχουμε:

| Ορισμός | node_getPermissions ( lngNodeId, lngUserId, blnView, blnViewContent, blnModify, blnAddChildren, blnFillResources, blnDelete) |
| --- | --- |
| Κλήση | node_getPermissions (2470, 0, blnView, blnViewContent, blnModify, blnAddChildren, blnFillResources, blnDelete) |
| Επιστρέφει | blnView = True blnViewContent = True blnModify = False blnAddChildren = False blnFillResources = False blnDelete = False |

Βήμα 3.2. Έλεγχος αν ο φάκελος είναι ορατός στο χρήστη (blnView μεταβλητή). Στην περίπτωση που δεν είναι (δηλαδή ισχύει blnView=false) τότε επιστρέφεται το XML αρχείο στη μορφή που είναι μέχρι στιγμής.

Στο παράδειγμα θα επιστρεφόταν το XML αρχείο που φαίνεται στον Πίνακα 1.

Βήμα 3.3. Αν ο φάκελος είναι ορατός στο χρήστη (δηλαδή ισχεύει blnView=true) τότε καλείται η συνάρτηση storage_getObject από το επίπεδο <Storage>. Η storage_getObject επιστρέφει ένα αντικείμενο Hashtable που περιέχει τα ζεύγη «μετα-δεδομένο – τιμή».

Στο παράδειγμά μας ο φάκελος 2470 είναι ορατός από το χρήστη 0 οπότε έχουμε :

| Ορισμός | storage_getObject(lngObjId, strObjClassification, lngLanguageId) |
| --- | --- |
| Κλήση | storage_getObject(2470, "node", 0) |
| Επιστρέφει | nid 2470 ntype “folder” nsubtype “meetingContainer” nname “Γενικές Συναντήσεις” ndescr ncreator 8 nsavepath “main/” ncolor “#FF0033” |

Βήμα 3.4. Έλεγχος αν το ζεύγος μετα-δεδομένων «Κλάση – Υποτύπος» του φακέλου ανήκει στα επιτρεπτά ζεύγη.

Τα επιτρεπτά ζεύγη ορίζονται στο δι-διάστατο πίνακα arrAllowedTypes, που αποτελεί input παράμετρος της συνάρτησης. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να επιλεγούν μόνο ένα υποσύνολο των αντικειμένων που θα αποτυπώσει η λειτουργία. Στην περίπτωση που η παράμετρος arrAllowedTypes είναι NULL ή Nothing ή δεν είναι πίνακας, τότε όλα τα ζεύγη «Κλάση – Υποτύπος» είναι επιτρεπτά.

Στην περίπτωση που κάποιο ζεύγος δεν ανήκει στα επιτρεπτά τότε επιστρέφεται το XML αρχείο στη μορφή που είναι μέχρι στιγμής.

Στο παράδειγμα θα επιστρεφόταν το XML αρχείο που φαίνεται στον Πίνακα 1.

Βήμα 3.5. Στην περίπτωση  που το ζεύγος μετα-δεδομένων «Κλάση – Υποτύπος» του φακέλου ανήκει στα επιτρεπτά ζεύγη, στο XML αρχείο προστίθενται τα βασικά μετα-δεδομένα του αντικειμένου ήτοι «Classification», «Κλάση», «Υποτύπος».

Στο παράδειγμα το XML παίρνει τη μορφή:

Πίνακας 2

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <content> <object classification="node" class="folder"/> </content>

Βήμα 3.6. Έλεγχος αν το ζεύγος μετα-δεδομένων «Κλάση – Υποτύπος» του φακέλου ανήκει στα κρυμμένα ζεύγη.

Τα κρυμμένα ζεύγη ορίζονται στο δι-διάστατο πίνακα arrHiddenTypes που αποτελεί input παράμετρος της συνάρτησης. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να είναι ορατό ένα υποσύνολο μόνο των αντικειμένων που θα περιγραφούν στο XML αρχείο. Για αυτά που δεν είναι ορατά δεν προστίθενται στο XML αναλυτικά τα μετα-δεδομένα τους. Με τον τρόπο αυτό βελτιστοποιείται η κατασκευή του XML ώστε να περιέχει μόνο περιεχόμενο το οποίο θα παρουσιαστεί στον τελικό χρήστη.

Στην περίπτωση που η παράμετρος arrHiddenTypes είναι NULL ή Nothing ή δεν είναι πίνακας, τότε όλα τα ζεύγη «Κλάση – Υποτύπος» είναι ορατά.

Αν το αντικείμενο ανήκει στα κρυμμένα είδη αντικειμένων, το XML αρχείο παραμένει ως έχει, και το επόμενο βήμα εκτέλεσης είναι το 3.13. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθούνται τα βήματα 3.7 – 3.12.

Στο παράδειγμα δεν έχουν οριστεί κρυμμένα ζεύγη οπότε το επόμενο βήμα είναι το 3.7

Βήμα 3.7. Κλήση της ρουτίνας addPropertiesToXml, η οποία δέχεται ως παράμετρο το XML αρχείο που δημιουργήθηκε ώστε να το συμπληρώσει.

| Ορισμός | addPropertiesToXml (objXmlDoc, objCurXmlElement, oPropertiesByAlias, strObjType) |
| --- | --- |
| Input Παράμετροι | objXMLDoc = To XML αρχείο objCurXmlElement = Ένας pointer για την προσθήκη πληροφορίας στο XML αρχείο oPropertiesByAlias = Hashtable που περιέχει τα ζεύγη «μετα-δεδομένο – τιμή» strObjType = Η κλάση του αντικειμένου |

Για το παράδειγμα οι input παράμετροι είναι:

| objXMLDoc | = | To XML αρχείο που δημιουργήθηκε |
| --- | --- | --- |
| objCurXmlElement | = | Ένας pointer για την προσθήκη πληροφορίας στο XML αρχείο |
| oPropertiesByAlias | = | nid 2470 ntype “folder” nsubtype “meetingContainer” nname “Γενικές Συναντήσεις” ndescr ncreator 8 nsavepath “main/” ncolor “#FF0033” |
| strObjType | = | “folder” |

To XML που επιστρέφεται από την ρουτίνα addPropertiesToXml έχει τη μορφή:

Πίνακας 3

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <content> <object classification="node" class="folder" visible="true"/> <properties> <property name="nid"> <value>2470</value> </property> <property name="ntype"> <value>folder</value> </property> <property name="nsubtype"> <value>meetingContainer</value> </property> <property name="nname"> <value>Γενικές Συναντήσεις</value> </property> <property name="ncreator"> <object classification="user" class="user"> <properties> <property name="uid"> <value>8</value> </property> <property name="uusername"> <value>kyr</value> </property> <property name="upassword"> <value>kyr</value> </property> <property name="ufirstname"> <value>Κυριάκος</value> </property> <property name="ulastname"> <value>Διακονικολάου</value> </property> <property name="uemail"> <value>kyriakos@dblab.ntua.gr</value> </property> <property name="ugroup"> <value> </value> </property> </properties> <portalinfo> <link><![CDATA[...]]></link> <specificlink><![CDATA[...]]></specificlink> </portalinfo> </object> </property> <property name="nsavepath"> <value>main/</value> </property> <property name="ncolor"> <value>#FF0033</value> </property> <property name="ndatecreated" sort="20041207"> <value>7/12/2004</value> </property> </properties> </content>

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση της ρουτίνας addPropertiesToXml δίνονται στο 4.1.2.3

Βήμα 3.8. Αν πρέπει να συμπεριληφθούν πληροφορίες παρουσίασης (παράμετρος blnIncludePresentationInfo) καλείται η ρουτίνα addPropertiesPresentationToXml.

Μερικές από τις πληροφορίες παρουσίασης είναι ετικέτες, σειρά εμφάνισης κ.λ.π. όπως π.χ. για το μετα-δεδομένο nname της κλάσης «Φάκελος» η ετικέτα είναι «Όνομα Φακέλου» στην ελληνική γλώσσα. Πληροφορίες παρουσίασης που αφορούν λεκτικά εξαρτώνται από την τρέχουσα γλώσσα.

Στο παράδειγμα έχει επιλεγεί να μην συμπεριληφθούν πληροφορίες παρουσίασης. Στο 3.8.1 παρόλα αυτά δίνεται η μορφή που θα έπαιρνε το XML αρχείο στην περίπτωση που θα είχε επιλεχθεί να συμπεριληφθούν πληροφορίες παρουσίασης.

Επομένως, το XML αρχείο παραμένει όπως περιγράφεται στον Πίνακα 3.

Βήμα 3.9. Προστίθενται πληροφορίες της σχέσης που διέπει τα αντικείμενα που θα παρουσιαστούν.

Στο παράδειγμα, για τη λειτουργία «Απόγονοι Φακέλου» η σχέση μεταξύ του φακέλου στον οποίο εφαρμόζεται η λειτουργία και των απογόνων του είναι το σχετικό επίπεδο ιεραρχίας (“level”). Έτσι, ο φάκελος στον οποίο εφαρμόζεται η λειτουργία έχει level=0, οι υποφακέλοι του level=1, οι υποφακέλοι αυτών level=2 κλπ.

Το XML αρχείο διαμορφώνεται ως εξής:

Πίνακας 4

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <content> <object classification="node" class="folder" visible="true"/> <properties> <property name="nid"> <value>2470</value> </property> <property name="ntype"> <value>folder</value> </property> <property name="nsubtype"> <value>meetingContainer</value> </property> <property name="nname"> <value>Γενικές Συναντήσεις</value> </property> <property name="ncreator"> <object classification="user" class="user"> <properties> <property name="uid"> <value>8</value> </property> <property name="uusername"> <value>kyr</value> </property> <property name="upassword"> <value>kyr</value> </property> <property name="ufirstname"> <value>Κυριάκος</value> </property> <property name="ulastname"> <value>Διακονικολάου</value> </property> <property name="uemail"> <value>kyriakos@dblab.ntua.gr</value> </property> <property name="ugroup"> <value> </value> </property> </properties> <portalinfo> <link><![CDATA[...]]></link> <specificlink><![CDATA[...]]></specificlink> </portalinfo> </object> </property> <property name="nsavepath"> <value>main/</value> </property> <property name="ncolor"> <value>#FF0033</value> </property> <property name="ndatecreated" sort="20041207"> <value>7/12/2004</value> </property> </properties> <relation level="0"/> </content>

Βήμα 3.10. Ελέγχεται αν ο χρήστης έχει δικαίωμα να δει απογόνους του φακέλου (μεταβλητή blnViewContent). Αν ισχύει blnViewContent = true τότε καλείται η ρουτίνα addLinkToXml. Σε διαφορετική περίπτωση η εκτέλεση συνεχίζεται στο βήμα 3.11

Στο παράδειγμα ο χρήστης έχει δικαίωμα να δει τους απογόνους του φακέλου, οπότε το XML αρχείο παίρνει τη μορφή:

Πίνακας 5

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <content> <object classification="node" class="folder" visible="true"/> <properties> <property name="nid"> <value>2470</value> </property> <property name="ntype"> <value>folder</value> </property> <property name="nsubtype"> <value>meetingContainer</value> </property> <property name="nname"> <value>Γενικές Συναντήσεις</value> </property> <property name="ncreator"> <object classification="user" class="user"> <properties> <property name="uid"> <value>8</value> </property> <property name="uusername"> <value>kyr</value> </property> <property name="upassword"> <value>kyr</value> </property> <property name="ufirstname"> <value>Κυριάκος</value> </property> <property name="ulastname"> <value>Διακονικολάου</value> </property> <property name="uemail"> <value>kyriakos@dblab.ntua.gr</value> </property> <property name="ugroup"> <value>Θεοί</value> </property> </properties> <portalinfo> <link><![CDATA[...]]></link> <specificlink><![CDATA[...]]></specificlink> </portalinfo> </object> </property> <property name="nsavepath"> <value>main/</value> </property> <property name="ncolor"> <value>#FF0033</value> </property> <property name="ndatecreated" sort="20041207"> <value>7/12/2004</value> </property> </properties> <relation level="0"/> <portalinfo> <link><![CDATA[/core/portal.asp?cpage=NODE&cnode=2470&clang=0&cuser=8BFAED37-E671-465D-892A-A1335761C922]]></link> </portalinfo> </content>

Βήμα 3.11. Ελέγχεται αν θα προστεθούν παραπομπές που αφορούν το αντικείμενο στο XML αρχείο (παράμετρος blnShowButtons). Στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί να προστεθούν οι επιτρεπόμενες παραπομπές για το φάκελο (blnShowButtons = true) καλείται η ρουτίνα addAllowedActionsToXml.

Για κάθε είδος αντικειμένου («Κλάση» - «Υποτύπος») έχουν οριστεί παραπομπές ανάλογα με τη λειτουργία.

Στο παράδειγμα έχει επιλεγεί να προστεθούν οι παραπομπές που αφορούν το φάκελο. Έτσι, το XML αρχείο παίρνει τη μορφή:

Πίνακας 6

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <content> <object classification="node" class="folder" visible="true"/> <properties> <property name="nid"> <value>2470</value> </property> <property name="ntype"> <value>folder</value> </property> <property name="nsubtype"> <value>meetingContainer</value> </property> <property name="nname"> <value>Γενικές Συναντήσεις</value> </property> <property name="ncreator"> <object classification="user" class="user"> <properties> <property name="uid"> <value>8</value> </property> <property name="uusername"> <value>kyr</value> </property> <property name="upassword"> <value>kyr</value> </property> <property name="ufirstname"> <value>Κυριάκος</value> </property> <property name="ulastname"> <value>Διακονικολάου</value> </property> <property name="uemail"> <value>kyriakos@dblab.ntua.gr</value> </property> <property name="ugroup"> <value>Θεοί</value> </property> </properties> <portalinfo> <link><![CDATA[...]]></link> <specificlink><![CDATA[...]]></specificlink> </portalinfo> </object> </property> <property name="nsavepath"> <value>main/</value> </property> <property name="ncolor"> <value>#FF0033</value> </property> <property name="ndatecreated" sort="20041207"> <value>7/12/2004</value> </property> </properties> <relation level="0"/> <portalinfo> <link><![CDATA[/core/portal.asp?cpage=NODE&cnode=2470&clang=0&cuser=8BFAED37-E671-465D-892A-A1335761C922]]></link> </portalinfo> <actions> <action name="cmn_path"> <html><![CDATA[...]]></html> <position group="0" presentation="search-parent" subschema="SearchResults"/> </action> </actions> </content>

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση της ρουτίνας addAllowedActionsToXml δίνονται στο 4.1.2.4

Βήμα 3.12. Ελέγχεται αν η παράμετρος strRelation είναι ίση με “content-of”. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει αν θα πρέπει να προστεθούν και οι πόροι του αντικειμένου στο XML αρχείο. Αν ισχύει τότε καλείται η ρουτίνα addResourcesToXml.

Στο παράδειγμα, για την λειτουργία «Απόγονοι Φακέλου» η παράμετρος strRelation δεν έχει τιμή “content-of”, με αποτέλεσμα το XML αρχείο να παραμένει όπως αυτό φαίνεται στον Πίνακα 6.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση της ρουτίνας addAllowedActionsToXml δίνονται στο 4.1.2.5

Βήμα 3.13. Ελέγχεται αν το βάθος αναζήτησης απογόνων είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύει τότε επιστρέφεται το XML αρχείο στη μορφή που είναι μέχρι στιγμής (Πίνακας 6).

Βήμα 3.14. Αν το βάθος αναζήτησης απογόνων είναι μεγαλύτερο του μηδενός, καλείται η συνάρτηση storage_getDescendants του επιπέδου <Storage>. H storage_getDescendants επιστρέφει ένα πίνακα με τους μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς των υποφακέλων του αντικειμένου.

Στο παράδειγμά μας για το φάκελο 2470 έχουμε :

| Ορισμός | storage_getDescendants(lngObjId, strDescendantType, strDescendantSubtype, lngMaxLevels, lngLanguageId) |
| --- | --- |
| Κλήση | storage_getDescendants(2470, "", "", 1, 0) |
| Επιστρέφει | (2609, 2613) |

Βήμα 3.15. Ελέγχεται αν ο πίνακας με τους μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς των υποφακέλων του αντικειμένου δεν είναι μηδενικού μήκους. Αν ο φάκελος δεν έχει υποφακέλους τότε επιστρέφεται το XML αρχείο στην τρέχουσα μορφή του (Πίνακας 6).

Βήμα 3.16. Αν ο φάκελος έχει υποφακέλους τότε για καθένα από αυτούς καλείται αναδρομικά η constructNodeXML με lngNodeId = αναγνωριστικός κωδικός του υποφακέλου και ελαττώνεται το τρέχων βάθος αναζήτησης κατά 1.

Μετά το τέλος της αναδρομής επιστρέφεται το τελικό XML αρχείο.

Στο παράδειγμά μας επιστρέφεται:

Πίνακας 7

#### addPropertiesToXml (Διάγραμμα C, Βήμα 3.7.1 – 3.7.2 )

| Ορισμός | addPropertiesToXml (objXmlDoc, objCurXmlElement, oPropertiesByAlias, strObjType) |
| --- | --- |
| Input Παράμετροι | objXMLDoc = To προς συμπλήρωση XML αρχείο objCurXmlElement = Ένας pointer για την προσθήκη πληροφορίας στο XML αρχείο oPropertiesByAlias = Hashtable που περιέχει τα ζεύγη «μετα-δεδομένο – τιμή» strObjType = Η κλάση του αντικειμένου |

Για το παράδειγμα οι input παράμετροι είναι:

| objXMLDoc | = | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <content> <object classification="node" class="folder"/> </content> |
| --- | --- | --- |
| objCurXmlElement | = | Ένας pointer για την προσθήκη πληροφορίας στο XML αρχείο |
| oPropertiesByAlias | = | nid 2470 ntype “folder” nsubtype “meetingContainer” nname “Γενικές Συναντήσεις” ndescr ncreator 8 nsavepath “main/” ncolor “#FF0033” |
| strObjType | = | “folder” |

Βήμα 3.7.1 Προστίθεται στο XML αρχείο τα απαραίτητα element tags, όπως αυτά υπαγορεύονται από το XML σχήμα. Το XML αρχείο γίνεται :

Πίνακας 2.1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <content> <object classification="node" class="folder" visible="true"> <properties> </properties> </object> </content>

Βήμα 3.7.2 Για κάθε μετα-δεδομένο εξετάζεται αν έχει αρχικοποιηθεί. Αν δεν έχει τιμή ο βρόχος συνεχίζεται για το επόμενο μετα-δεδομένο. Αν το μετα-δεδομένο έχει τιμή καλείται η συνάρτηση getAttributeOfClass για να βρεθεί ο τύπος δεδομένου του COMMET ακολουθεί.

Aν το μετα-δεδομένο αφορά την κλάση «Χρήστης» (Class = “member”) τότε προστίθενται στο XML αρχείο τα μετα-δεδομένα του χρήστη, καλώντας την addUserToXml. Σε διαφορετική περίπτωση στο XML αρχείο προστίθεται το μετα-δεδομένο και η τίμη του, ανάλογα με τον τύπο δεδομένου του.

Το XML αρχείο που τελικά προκύπτει φαίνεται στον Πίνακα 2.2

Πίνακας 2.2

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <content> <object classification="node" class="folder" visible="true"> <properties> <property name="nid"> <value>2470</value> </property> <property name="ntype"> <value>folder</value> </property> <property name="nsubtype"> <value>meetingContainer</value> </property> <property name="nname"> <value>Γενικές Συναντήσεις</value> </property> <property name="ncreator"> <object classification="user" class="user"> <properties> <property name="uid"> <value>8</value> </property> <property name="uusername"> <value>kyr</value> </property> <property name="upassword"> <value>kyr</value> </property> <property name="ufirstname"> <value>Κυριάκος</value> </property> <property name="ulastname"> <value>Διακονικολάου</value> </property> <property name="uemail"> <value>kyriakos@dblab.ntua.gr</value> </property> <property name="ugroup"> <value/> </property> </properties> <portalinfo> <link><![CDATA[/core/backoffice/Handle.User.ViewProfile.asp?cpage=&clang=0&cuser=8BFAED37-E671-465D-892A-A1335761C922&userID=8]]></link> <specificlink><![CDATA[/core/portal.asp?cpage=USER&cnode=4&clang=0&cuser=8BFAED37-E671-465D-892A-A1335761C922&userID=8]]></specificlink> </portalinfo> </object> </property> <property name="nsavepath"> <value>main/</value> </property> <property name="ncolor"> <value>#FF0033</value> </property> <property name="ndatecreated" sort="20041207"> <value>7/12/2004</value> </property> </properties> </object> </content>

#### addAllowedActionsToXml (Διάγραμμα D, Βήμα 3.11.1 – 3.11.4 )

| Ορισμός | addAllowedActionsToXml(objXmlDoc, objCurXmlElement, strClassification, strType, strSubType, lngObjectId, lngLanguageId, blnView, blnViewContent, blnModify, blnAddChildren, blnFillResources, blnDelete, lngParentId) |
| --- | --- |
| Input Παράμετροι | objXMLDoc = To προς συμπλήρωση XML αρχείο objCurXmlElement = Ένας pointer για την προσθήκη πληροφορίας στο XML αρχείο strClassification = ο τύπος του αντικειμένου («Κόμβος», «Πόρος» κλπ) strType = η Κλάση του αντικειμένου strSubType = ο Υποτύπος του αντικειμένου lngObjectId = ο Αναγνωριστικός Κωδικός του αντικειμένου lngLanguageId = o Αναγνωριστικός Κωδικός της γλώσσας blnView, blnViewContent, blnModify, blnAddChildren, blnFillResources, blnDelete = τα δικαιώματα πάνω στο αντικείμενο, του χρήστη για τον οποίο έγινε η κλήση της ρουτίνας lngParentId = ο Αναγνωριστικός Κωδικός του «πατρικού»* αντικειμένου. |

(*) Στην περίπτωση αντικειμένου τύπου «Κόμβος» πατρικό αντικείμενο χαρακτηρίζεται ο φάκελος στον οποίο περιέχεται. Στην  περίπτωση αντικειμένου τύπου «Πόρος» πατρικό αντικείμενο χαρακτηρίζεται ο φάκελος που περιέχει τον πόρο αυτό.

Για το παράδειγμα οι input παράμετροι είναι:

| objXMLDoc | = |  |
| --- | --- | --- |
| objCurXmlElement | = | Ένας pointer για την προσθήκη πληροφορίας στο XML αρχείο |
| strClassification | = | “node” |
| strType | = | “folder” |
| strSubType | = | “meetingContainer” |
| lngObjectId | = | 2470 |
| lngLanguageId | = | 0 |
| blnView | = | true |
| blnViewContent | = | true |
| blnModify | = | false |
| blnAddChildren | = | false |
| blnFillResources | = | false |
| blnDelete | = | false |
| lngParentId | = | 4 |

Βήμα 3.11.1. Προστίθεται στο XML αρχείο τα απαραίτητα element tags, όπως αυτά υπαγορεύονται από το XML σχήμα. Το XML αρχείο γίνεται :

Πίνακας 5.1

Βήμα 3.11.2. Το configuration XML αρχείο που περιέχει τις επιτρεπτές παραπομπές για κάθε είδος αντικειμένου είναι το actionsConfig.xml. Βάσει του ζεύγους μετα-δεδομένων «Κλάση – Υποτύπος» δημιουργείται μια ονομαστική λίστα από παραπομπές.

Βήμα 3.11.3 Για κάθε παραπομπή στη λίστα αρχικά γίνεται έλεγχος αν περιέχεται ήδη στο XML αρχείο. Αν όχι, τότε αρχικοποιείται παράγοντας ένα action Button. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος αν πρόκειται να εμφανιστεί η παραπομπή στο χρήστη. Ο έλεγχος γίνεται βάσει των δικαιωμάτων του χρήστη πάνω στο αντικείμενο. Αν επιτρέπεται να εμφανιστεί η παραπομπή τότε προστίθεται στο XML αρχείο. Για κάθε αναφορά εμφανίσιμης παραπομπής στη λίστα συμπληρώνεται στο XML αρχείο το positioning.

Βήμα 3.11.4 Μετά το τέλος του βρόχου, επιστρέφεται το XML αρχείο

Για το παράδειγμα το XML αρχείο που επιστρέφεται φαίνεται στον Πίνακα 6. Για πληρότητα δίνεται και παρακάτω.

## Εμφάνιση του περιεχομένου μίας λειτουργίας

Η ενότητα αυτή περιγράφει με ποιο τρόπο το λογισμικό των επιπέδων <Εφαρμογής>, <Παρουσίασης> και «Μορφοποίησης» λειτουργεί προκειμένου να παράγει το τελικό αποτέλεσμα που θα παρουσιάσει η λειτουργία σε Web Browser ή άλλη συσκευή (PDA, mobile phone, κλπ).

Στην πρώτη υποενότητα περιγράφεται η οργάνωση του επιπέδου «Μορφοποίησης» του περιεχομένου των λειτουργιών. Σύμφωνα με την πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική του COMMET, το επίπεδο αυτό έχει μονάχα γνώση του αποτελέσματος της εκτέλεσης μιας λειτουργίας. Όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι λειτουργίες παράγουν XML αρχεία περιεχομένου συγκεκριμένης δομής. Τα αρχεία αυτά επομένως δέχεται το επίπεδο «Μορφοποίησης» και εκτελώντας μετασχηματισμούς στο περιεχόμενό τους τα μορφοποιεί κατάλληλα για εμφάνιση (σε Web Browser ή οτιδήποτε άλλο).

Για να γίνει πιο κατανοητή η περιγραφή, στην δεύτερη υποενότητα δίνεται ένα συγκεκριμένο παράδειγμα χρήσης του επιπέδου «Μορφοποίησης». Παρουσιάζεται πώς τo XML αρχείο περιεχομένου που παρήγαγε η λειτουργία «Απόγονοι Φακέλου» της προηγούμενης ενότητας, θα μετασχηματιστεί βάσει επιλεγμένου τρόπου εμφάνισης. Για να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι το περιεχόμενο του XML με τον τρόπο εμφάνισης του δεν είναι μονοσήμαντα συσχετισμένα, θα παρουσιάσουμε δύο διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης για το  XML της προηγούμενης ενότητας.

### Επίπεδο «Μορφοποίησης»

Το επίπεδο «Μορφοποίησης» υλοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της τεχνολογίας XSL (eXtensible Stylesheet Language). Κάθε φορά που πρόκειται να εμφανιστεί το περιεχόμενο μιας λειτουργίας εφαρμόζεται στο XML αρχείο περιεχομένου της ένα κατάλληλα επιλεγμένο σύνολο XSL αρχείων για την παραγωγή του τελικού αποτελέσματος.

Κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού του αρχείου περιεχομένου θεωρείται ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι μονοκόμματο, αλλά διασπάται σε τμήματα όπου παρουσιάζεται το περιεχόμενο. Ο ίδιος τύπος περιεχομένου μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο, αναλόγως σε ποιο τμήμα περιέχεται. Για παράδειγμα, η λειτουργία «Υπο-φάκελοι Φακέλου» θα μπορούσε να διασπάται στο επίπεδο «Μορφοποίησης» σε δύο τμήματα, ένα για την εμφάνιση της επικεφαλίδας του κυρίως Φάκελου και ένα για την εμφάνιση των Υπο-φακέλων του κυρίως Φάκελου. Ο ίδιος φάκελος θα εμφανιζόταν προφανώς τελείως διαφορετικά αν επρόκειτο να εμφανιστεί στο ένα ή στο άλλο τμήμα. Τα τμήματα στα οποία χωρίζεται η παρουσίαση κάθε λειτουργίας αναλύονται στο Κεφάλαιο 5.

Τα XSL αρχεία είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη επιλογή διαφορετικών τρόπων εμφάνισης του περιεχομένου των λειτουργιών σύμφωνα με κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί είναι οι εξής :

- Template : Ορίζει ένα σύνολο τρόπων παρουσίασης του περιεχομένου όλων των λειτουργιών. Εντός ενός Template ορίζεται τουλάχιστον ένας τρόπος παρουσίασης για κάθε λειτουργία, που αντιστοιχεί σε ένα σετ αρχείων XSL. Επιπλέον εντός του Template καθορίζονται και διάφορα άλλα εικαστικά στοιχεία, όπως εικονίδια, χρώματα και μεγέθη γραμμάτων (συνήθως μέσω CSS), κτλ. Η αλλαγή του Template που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του περιεχομένου ενός Portal συνεπάγεται την αλλαγή της παρουσίασης όλων των λειτουργιών που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα του Portal.

- Σχήμα : Ορίζει ένα τρόπο παρουσίασης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Κάθε Template μπορεί να περιέχει πολλούς εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης για κάθε λειτουργία, ώστε να είναι δυνατό να εμφανίζεται το ίδιο περιεχόμενο με διαφορετικούς τρόπους εντός του ίδιου Template.

Όταν καθορίζονται οι δύο αυτοί παράμετροι, τότε ορίζεται μονοσήμαντα ο XSL μετασχηματισμός που θα εφαρμοστεί στο XML αρχείο περιεχομένου μιας λειτουργίας. Για να συμβεί αυτό, τα XSL αρχεία είναι οργανωμένα σε ιεραρχία φακέλων με την εξής δομή :

- Template

  - Σχήμα

    - Subschema Λειτουργίας

      - XSL αρχεία

Οι τιμές που μπορεί να λάβει το όνομα του φακέλου που αναφέρεται ως Subschema Λειτουργίας στην παραπάνω ιεραρχία είναι συγκεκριμένες και συσχετίζονται με το σχήμα του XML αρχείου που παράγει η λειτουργία. Εν γένει περιγράφουν το περιεχόμενο του XML αρχείου της λειτουργίας. Αν για παράδειγμα μια λειτουργία παράγει XML που περιέχει μόνο φακέλους και απογόνους τους τότε το αντίστοιχο subschema είναι “NodeNodes”, ενώ αν περιέχονται φάκελοι και πόροι τότε το subschema είναι το “NodeResources”. Ο πλήρης πίνακας με τις αντιστοιχίες λειτουργιών και Subschema δίνεται παρακάτω :

| Λειτουργία | Subschema |
| --- | --- |
| Περιγραφή Φακέλου | Attributes |
| Απόγονοι Φακέλου | NodeNodes |
| Υπο-φάκελοι Φακέλου | NodeNodes |
| Πόροι Φακέλου & Απογόνων | NodeResources |
| Πόροι Φακέλου | NodeResources |
| Πόροι Υπο-Φακέλων | NodeResources |
| Μετα-Δεδομένα Πόρου | Attributes |
| Συσχετισμένοι Πόροι | ResourcesResources |
| Εμπεριέχοντες Φάκελοι | ResourceNodes |
| Ιστορικό Διαχείρισης Πόρου | Attributes |
| Μενού | NodeNodes |
| Δυναμικό Μενού | NodeNodes |
| Γραμμή Πλοήγησης | NodeNodes |

Ο ίδιος ο XSL μετασχηματισμός δεν περιγράφεται πλήρως σε ένα φυσικό αρχείο, αλλά σε ένα σύνολο αρχείων τα οποία υπάρχουν στο φάκελο του τρόπου παρουσίασης της λειτουργίας. Ο φάκελος περιέχει τουλάχιστον το κεντρικό XSL αρχείο και ένα αρχείο όπου γίνονται include όλα τα υπόλοιπα XSL αρχεία. Το περιεχόμενο των XSL διέπεται από κάποιους κανόνες για τη δομή αλλά και τη χρήση αυτών. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής :

- Στο κεντρικό XSL αρχείο (που έχει το ίδιο πάντοτε όνομα με το φάκελο στον οποίο περιέχεται) βρίσκεται η αρχικοποίηση της δομής του τελικού αποτελέσματος της λειτουργίας (π.χ. ανοίγει ένας πίνακας ή εμφανίζεται ένα σταθερό image, κ.τ.λ.) και εκεί γίνεται η κλήση προς κατάλληλο xsl:template που θα εμφανίσει τα δεδομένα για το αντικείμενο για το οποίο καλείται η λειτουργία. Το αρχείο αυτό φροντίζει ώστε να γίνεται include το αρχείο με τα includes.

- Στο αρχείο με τα includes (που έχει ίδιο όνομα με το κεντρικό αρχείο με την προσθήκη στο τέλος του “_includes”) γίνονται include μέσω κατάλληλης εντολής της XSL όλα τα αρχεία που συνθέτουν τον τρόπο παρουσίασης της λειτουργίας.

- Τα υπόλοιπα XSL αρχεία περιέχουν ακριβώς ένα xsl:template που κάνει match με συγκεκριμένο mode που αντιστοιχεί σε κάποιο τμήμα της λειτουργίας. Το xsl:template εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο πάντα τμήμα του XML αρχείου περιεχομένου της λειτουργίας. Όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός αρχείου για το ίδιο τμήμα της λειτουργίας, τότε εφαρμόζεται αυτό που ταιριάζει περισσότερο σύμφωνα με τις συνθήκες που ορίζονται για αυτό.

Τα XSL αρχεία εκτός από συγκεκριμένη δομή και περιεχόμενο έχουν και συγκεκριμένη ονοματολογία, που εξαρτάται από το τμήμα για το οποίο εφαρμόζονται και από τις συνθήκες οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται για να εφαρμοστεί το xsl:template που περιέχουν. Η ονοματολογία αυτή προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα :

| Όνομα αρχείου | Εφαρμόζεται σε |
| --- | --- |
| <mode> | Όλα τα αντικείμενα |
| <mode>_<classification> | Αντικείμενα καθορισμένου classification |
| <mode>_<classification>_<relation-value> | Αντικείμενα καθορισμένου classification που έχουν συγκεκριμένη τιμή για κάποια ιδιότητα συσχέτισης (π.χ. presentation για πόρο, level για φάκελο κ.ο.κ) |
| <mode>_<classification>_<class> | Αντικείμενα καθορισμένου classification και συγκεκριμένης κλάσης |
| <mode>_<classification>_<class>_<relation-value> | Συνδυασμό των δύο παραπάνω |
| <mode>_node_<class>_<subtype> | Αντικείμενα με classification=node και συγκεκριμένου συνδυασμού κλάσης-υποτύπου |
| <mode>_node_<class>_<subtype>_<relation-value> | Αντικείμενα με classification=node, συγκεκριμένου συνδυασμού κλάσης-υποτύπου και καθορισμένης τιμής για κάποια ιδιότητα συσχέτισης |

Για ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας λειτουργίας μπορεί να υπάρχουν περισσότερα του ενός αρχεία XSL που να περιγράφουν τον μετασχηματισμό του συγκεκριμένου τμήματος. Κάθε φορά όμως εφαρμόζεται μονάχα ένα αρχείο. Η επιλογή του αρχείου γίνεται σύμφωνα με συνθήκες που περιγράφονται εντός του XSL αρχείου, στο attribute match του xsl:template. Όταν για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ταιριάζουν περισσότερα του ενός αρχεία, τότε επιλέγεται αυτό που περιέχει τις περισσότερες συνθήκες.

Τα παραπάνω θα γίνουν και πιο κατανοητά στην επόμενη υποενότητα μέσω ενός παραδείγματος.

### Εφαρμογή του μηχανισμού «Μορφοποίησης»

Στην παρούσα υποενότητα θα επεξηγηθεί πλήρως η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εφαρμογή του μηχανισμού «Μορφοποίησης» σε ένα XML αρχείο περιεχομένου. Θα θεωρήσουμε ότι το XML αρχείο είναι το αρχείο που δόθηκε ως παράδειγμα στην προηγούμενη ενότητα και θα δούμε πως ακριβώς θα εφαρμοστεί ο μετασχηματισμός XSL. Επομένως, η λειτουργία για την οποία θα περιγράψουμε την διαδικασία είναι η «Υπο-φάκελοι Φακέλου». Για λόγους πληρότητας επαναλαμβάνεται το XML αρχείο περιεχομένου.

Η λειτουργία «Απόγονοι Φακέλου» έχει ως απώτερο στόχο να παρουσιάσει τους φακέλους που είναι άμεσοι απόγονοι ενός συγκεκριμένου φακέλου. Κατά την παρουσίαση της λειτουργίας ορίζονται τρία διαφορετικά τμήματα εμφάνισης του περιεχομένου, κάθε ένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε αρχεία XSL των οποίων το xsl:template έχει συγκεκριμένο mode. Τα τμήματα και το mode που τους αναλογεί είναι τα εξής :

- Γενική Δομή (mode=’header’) : Στο τμήμα αυτό δημιουργείται η γενική δομή εντός της οποίας εμφανίζονται οι υπο-φάκελοι του φακέλου. Αν για παράδειγμα οι υπο-φάκελοι πρόκειται να εμφανιστούν ως γραμμές ενός πίνακα τότε το τμήμα αυτό θα ήταν υπεύθυνο να σχεδιάσει το περίγραμμα του πίνακα, ενώ αν οι υπο-φάκελοι επρόκειτο να εμφανιστούν σε μια λίστα, τότε το τμήμα θα αρχικοποιούσε τη λίστα. Το τμήμα υλοποιείται με XSL αρχεία που περιέχουν xsl:template με mode=’header’ και που εφαρμόζονται για τον φάκελο που παρουσιάζει τους υπο-φακέλους του. Τα αρχεία αυτά είναι επίσης υπεύθυνα για την συμπερίληψη των τμημάτων που εμφανίζουν τον φάκελο ως επικεφαλίδα και των τμημάτων που εμφανίζουν τους υπο-φακέλους.

- Επικεφαλίδα (mode=’header-row’) : Στο τμήμα αυτό εμφανίζεται η επικεφαλίδα του φακέλου που εμφανίζει τους υπο-φακέλους του, καθώς και οι παραπομπές που έχουν ανατεθεί στο τμήμα «Γενική Δομή». Ουσιαστικά αυτό το τμήμα εμφανίζει πληροφορίες για το φάκελο του οποίου παρουσιάζονται οι υπο-φάκελοι (συνήθως μόνο το όνομα του) καθώς και διαχειριστικές ενέργειες που σχετίζονται με αυτή τη λειτουργία, π.χ. προσθήκη νέων υπο-φακέλων, ταξινόμηση υπαρχόντων υπο-φακέλων, κτλ. Το τμήμα υλοποιείται με XSL αρχεία που περιέχουν xsl:template με mode=’header’ και που εφαρμόζονται για τον φάκελο που παρουσιάζει τους υπο-φακέλους του.

- Μέλος λίστας (mode=’body’) : Με αυτό το τμήμα εμφανίζεται ένας υπο-φάκελος του φακέλου. Συνήθως παρουσιάζεται ως γραμμή ενός πίνακα ή μέλος μιας λίστας και εμφανίζονται κάποια επιλεγμένα μετα-δεδομένα του, καθώς επίσης και οι παραπομπές που του ανατεθεί για το τμήμα.

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται δύο παραδείγματα εμφάνισης του περιεχομένου της λειτουργίας. Όπως είναι προφανές, ο φάκελος που εμφανίζει τους υπο-φακέλους του ονομάζεται «Γενικές Συναντήσεις», ενώ έχει δύο υπο-φακέλους, με ονόματα «Μηχανισμός Patches» και «Add-on Tools».

Θα αναλυθεί τώρα διεξοδικά η διαδικασία που παράγει το πρώτο από τα δύο παραδείγματα εμφάνισης. Το κεντρικό αρχείο XSL που καλείται πρώτο για την λειτουργία «Υπο-φάκελοι Φακέλου» περιέχει τα εξής :

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:param name="lang">0</xsl:param>

<xsl:param name="dirImages" />

<xsl:include href="..\..\..\lib.xsl" />

<xsl:include href="..\..\..\sort.xsl" />

<xsl:include href="..\..\..\custom.xsl" />

<xsl:include href="NodeNodes_includes.xsl" />

<xsl:output method="html" indent="yes" />

<xsl:template match="content">

<xsl:apply-templates select="object" mode="header" />

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Στο αρχείο ορίζονται δύο παράμετροι που δέχεται το XSL και που αφορούν τη γλώσσα και το path όπου βρίσκονται τυχόν εικόνες που χρησιμοποιούνται. Κατόπιν γίνονται include κάποια βασικά αρχεία και το αρχείο των include. Τέλος στο μοναδικό xsl:template γίνεται match το πρώτο element του XML αρχείου περιεχομένου (που είναι πάντα το content). Εντός αυτού του xsl:template επιλέγεται το πρώτο αντικείμενο που βρίσκεται στο XML (που προφανώς είναι ο φάκελος «Γενικές Συναντήσεις») και για αυτόν καλείται άλλο xsl:template με mode=”header” ώστε να εμφανιστεί το τμήμα «Γενική Δομή».

Στο επόμενο βήμα το xsl:template που καλείται για να εμφανίσει το τμήμα «Γενική Δομή» είναι το εξής :

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:template match="object[@classification='node']" mode="header" priority="-2">

<xsl:if test="@visible = 'true'">

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[

<TABLE ALIGN="center" BORDER="0" CELLSPACING="10" CELLPADDING="0" class="stlContentNodeNodes_OuterTable">

<TR><TD>

<TABLE ALIGN="center" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" class="stlContentNodeNodes_MiddleTable">

<TR><TD>

<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0" class="stlContentNodeNodes_InnerTable">

<TR><TD>]]></xsl:text>

<!-- Εμφάνιση του φακέλου ως επικεφαλίδα -->

<xsl:apply-templates select="." mode="header-row" />

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[

</TD></TR>

]]></xsl:text>

<!--Εμφάνιση των υπο-φακέλων ως γραμμές ενός πίνακα σύμφωνα με την ταξινόμηση που έχει επιλεγεί -->

<xsl:if test="count(descendants/*) &gt; 0">

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[

<TR><TD>

<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="2" class="stlContentNodeNodes_ChildrenTable">]]></xsl:text>

<xsl:call-template name="SortNodes">

<xsl:with-param name="type" select="properties/property[@name='ntype']/value" />

<xsl:with-param name="subtype" select="properties/property[@name='nsubtype']/value" />

</xsl:call-template><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[

</TABLE>

</TD></TR>]]></xsl:text>

</xsl:if>

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[

</TABLE>

</TD></TR>

</TABLE>

</TD></TR>

</TABLE>

]]></xsl:text>

</xsl:if>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Παρατηρούμε ότι το xsl:template που ορίζεται στο συγκεκριμένο αρχείο κάνει match αντικείμενα με classification=’node’ (δηλαδή φακέλους). Εσωτερικά παράγεται κατάλληλη HTML για να δημιουργηθούν κάποιοι πίνακες και κατόπιν καλείται άλλο xsl:template για να εμφανίσει τον φάκελο με mode=’header-row’ (για το τμήμα «Επικεφαλίδα»). Έπειτα, αν υπάρχουν υπο-φάκελοι, δημιουργείται ένας πίνακας και καλείται κατάλληλο xsl:template για να εμφανίσει αυτούς τους υπο-φακέλους με mode=’body’ (για κάθε τμήμα «Μέλος λίστας»). Η κλήση αυτή δεν είναι εμφανής γιατί προηγείται ταξινόμηση των υπο-φακέλων (μέσω της κλήσης του “SortNodes”) και μετά καλείται το xsl:template. Το XSL που εκτελεί την ταξινόμηση είναι το εξής :

<xsl:template name="SortNodes" >

<xsl:param name="type" />

<xsl:param name="subtype" />

<xsl:for-each select="descendants">

<xsl:choose>

<xsl:when test="$type='folder' and $subtype='meetingContainer'"><xsl:apply-templates mode="body" ><xsl:sort select="properties/property[@name='ndate']/@sort" order="ascending" data-type="number" /></xsl:apply-templates></xsl:when>

<xsl:otherwise><xsl:apply-templates mode="body" /></xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

Στο τμήμα αυτό ορίζεται ότι ένας φάκελος που έχει subtype=’meetingContainer’ (όπως δηλαδή ο φάκελος «Γενικές Συναντήσεις»), ταξινομεί τους υπο-φακέλους του σύμφωνα με το πεδίο ndate.

Ας δούμε τώρα το αρχείο XSL που εμφανίζει το φάκελο «Γενικές Συναντήσεις» στο τμήμα «Επικεφαλίδα» :

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:template match="object[@classification='node']" mode="header-row" priority="-1">

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[

<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="2" class="stlContentNodeNodesHeader-Row_Table">

<TR>

<TD class="stlContentNodeNodesHeader-Row_Cell"><FONT CLASS="stlContentNodeNodesHeader-Row_Text">]]></xsl:text>

<xsl:value-of select="properties/property[@name='nname']/value" />

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[</FONT></TD>

<!--Εμφάνιση των λειτουργιών -->

<TD nowrap="" class="stlContentNodeNodesHeader-Row_Actions">]]></xsl:text>

<xsl:apply-templates select="actions" mode="header-actions" />

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[</TD>

</TR>

<TR><TD colspan="2" class="stlContentNodeNodesHeader-Row_Line1"></TD></TR>

<TR><TD colspan="2" class="stlContentNodeNodesHeader-Row_Line2"></TD></TR>

</TABLE>

]]></xsl:text>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Στο αρχείο αυτό δημιουργείται ένας πίνακας και στο πρώτο του κελί εμφανίζεται η ιδιότητα nname του φακέλου. Στο δεύτερο κελί εμφανίζονται τυχόν παραπομπές που έχουν ανατεθεί στο φάκελο για το τμήμα header. Τέλος, εμφανίζονται δύο γραμμές με διαφορετικά χρώματα. Οι παραπομπές εμφανίζονται μέσω του παρακάτω xsl:template :

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:template match="actions[parent::object[@classification='node']]" mode="header-actions" priority="-1">

<xsl:variable name="subschema">NodeNodes</xsl:variable>

<xsl:variable name="presentation">header</xsl:variable>

<xsl:for-each select="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=0]]">

<xsl:value-of disable-output-escaping = "yes" select="html" />

</xsl:for-each>

<xsl:if test="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=1]]">

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[&nbsp;]]></xsl:text>

</xsl:if>

<xsl:for-each select="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=1]]">

<xsl:value-of disable-output-escaping = "yes" select="html" />

</xsl:for-each>

<xsl:if test="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=2]]">

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[&nbsp;]]></xsl:text>

</xsl:if>

<xsl:for-each select="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=2]]">

<xsl:value-of disable-output-escaping = "yes" select="html" />

</xsl:for-each>

<xsl:if test="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=3]]">

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[&nbsp;]]></xsl:text>

</xsl:if>

<xsl:for-each select="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=3]]">

<xsl:value-of disable-output-escaping = "yes" select="html" />

</xsl:for-each>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Το xsl:template για τις παραπομπές επιλέγει να δείξει μόνο αυτές που έχουν τοποθετηθεί σε subschema=’NodeNodes’ και presentation=’header’, ενώ χωρίζει τις ομάδες των παραπομπών με ένα κενό μεταξύ τους.

Τέλος, το xsl:template που εμφανίζει τους υπο-φακέλους στα τμήματα «Μέλος λίστας» είναι το παρακάτω :

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:template match="object[@classification='node'][@class='meeting']" mode="body" priority="1">

<xsl:if test="@visible = 'true'">

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[

<TR VALIGN="top" ]]></xsl:text><xsl:choose>

<xsl:when test="position() mod 2 = 1"><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[CLASS="stlContentNodeNodesBody_Row">]]></xsl:text></xsl:when>

<xsl:otherwise><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[CLASS="stlContentNodeNodesBody_AlternateRow">]]></xsl:text></xsl:otherwise></xsl:choose>

<xsl:choose>

<xsl:when test="portalinfo/link"><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[

<td width="1%"><a href="]]></xsl:text><xsl:value-of select="portalinfo/link" /><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[">

<img src="]]></xsl:text><xsl:call-template name="foldericon"><xsl:with-param name="class" select="properties/property[@name='ntype']/value"/></xsl:call-template><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[" BORDER="0"/>

</a></td>

<td WIDTH="10%"><a href="]]></xsl:text><xsl:value-of select="portalinfo/link" /><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[" class="stlContentNodeNodesBodyMeeting_Date">]]></xsl:text><xsl:value-of select="properties/property[@name='ndate']/value" />

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[</a></td>]]></xsl:text>

</xsl:when>

<xsl:otherwise><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[

<td width="1%"><img src="]]></xsl:text><xsl:call-template name="foldericon"><xsl:with-param name="class" select="properties/property[@name='ntype']/value"/></xsl:call-template><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[" BORDER="0"/></td>

<td WIDTH="10%"><font CLASS="stlContentNodeNodesBodyMeeting_Date">]]></xsl:text><xsl:value-of select="properties/property[@name='ndate']/value" /><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[</font></td>]]></xsl:text>

</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[

<td WIDTH="10%"><font CLASS="stlContentNodeNodesBodyMeeting_Status">]]></xsl:text><xsl:value-of select="properties/property[@name='nstatus']/value"/><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[</font></td>

<td WIDTH="30%"><font CLASS="stlContentNodeNodesBodyMeeting_Title">]]></xsl:text><xsl:value-of select="properties/property[@name='nname']/value" /><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[</font></td>

<td WIDTH="30%"><font CLASS="stlContentNodeNodesBody_Description">]]></xsl:text><xsl:call-template name="ReplaceCRs"><xsl:with-param name="text" select="properties/property[@name='ndescr']/value" /></xsl:call-template><xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[</font></td>

<!--Εμφάνιση των λειτουργιών -->

<TD ALIGN="right" NOWRAP="" class="stlContentNodeNodesBody_Actions">]]></xsl:text>

<xsl:apply-templates select="actions" mode="body-actions" />

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[</TD>

</tr>

]]></xsl:text>

</xsl:if>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι το συγκεκριμένο xsl:template εφαρμόζεται μόνο για αντικείμενα με class=’meeting’, που είναι και η κλάση στην οποία ανήκουν οι υπο-φάκελοι «Μηχανισμός Patches» και «Add-on Tools». Εσωτερικά δημιουργείται μια γραμμή της οποίας η CSS κλάση εξαρτάται από το αν ο υπο-φάκελος βρίσκεται σε περιττή ή άρτια σειρά. Στο πρώτο κελί τοποθετείται ένα εικονίδιο, στο δεύτερο κελί τοποθετείται η ιδιότητα ndate, δηλαδή η ημερομηνία της συνάντησης, στο τρίτο κελί τοποθετείται η ιδιότητα nname, δηλαδή ο τίτλος, στο τέταρτο κελί τοποθετείται η ιδιότητα ndescr, δηλαδή η περιγραφή και στο τελευταίο κελί τοποθετούνται οι παραπομπές που έχουν ανατεθεί σε κάθε υπο-φάκελο για το τμήμα body. Το xsl:template που εμφανίζει τις παραπομπές είναι το εξής :

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:template match="actions[parent::object[@classification='node']]" mode="body-actions" priority="-1">

<xsl:variable name="subschema">NodeNodes</xsl:variable>

<xsl:variable name="presentation">body</xsl:variable>

<xsl:for-each select="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=0]]">

<xsl:value-of disable-output-escaping = "yes" select="html" />

</xsl:for-each>

<xsl:if test="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=1]]">

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[&nbsp;]]></xsl:text>

</xsl:if>

<xsl:for-each select="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=1]]">

<xsl:value-of disable-output-escaping = "yes" select="html" />

</xsl:for-each>

<xsl:if test="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=2]]">

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[&nbsp;]]></xsl:text>

</xsl:if>

<xsl:for-each select="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=2]]">

<xsl:value-of disable-output-escaping = "yes" select="html" />

</xsl:for-each>

<xsl:if test="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=3]]">

<xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[&nbsp;]]></xsl:text>

</xsl:if>

<xsl:for-each select="action[position[@subschema=$subschema and @presentation=$presentation and @group=3]]">

<xsl:value-of disable-output-escaping = "yes" select="html" />

</xsl:for-each>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

# Εφαρμογή καθορισμού μορφοποίησης του περιεχομένου

Στόχος της εφαρμογής Διαχείρισης των Templates Λειτουργιών είναι ο ορισμός και η τροποποίηση του τρόπου με τον οποίο εμφανίζεται το αποτέλεσμα των Λειτουργιών Παρουσίασης περιεχομένου. Όπως είναι γνωστό, κάθε Λειτουργία Παρουσίασης παράγει ένα XML αρχείο περιεχομένου, το οποίο κατόπιν παραλαμβάνεται από το επίπεδο «Μορφοποίησης» για να μετασχηματιστεί σε κατάλληλη μορφή για εμφάνιση. Στο επίπεδο μορφοποίησης ορίζονται μέσω της εφαρμογής ένα ή περισσότερα Σύνολα Ιδιοτήτων Εμφάνισης για κάθε Λειτουργία Παρουσίασης. Κάθε σύνολο αντιστοιχεί ουσιαστικά σε μια συλλογή XSL αρχείων που πραγματοποιούν τελικώς την μορφοποίηση του περιεχομένου.

Η εφαρμογή διαχείρισης των Templates Λειτουργιών αποτελείται από ένα σύνολο σελίδων, οι οποίες ονομάζονται ως εξής :

- Σελίδα Διαχείρισης της Εμφάνισης

- Σελίδα Δημιουργίας Νέων Ιδιοτήτων Εμφάνισης

- Σελίδα Ιδιοτήτων Εμφάνισης Λειτουργίας

- Σελίδα Δημιουργίας Νέου Αρχείου XSL

- Σελίδα Επεξεργασίας XSL Αρχείου

Η σελίδα Διαχείρισης της Εμφάνισης παρουσιάζει όλα τα σύνολα ιδιοτήτων εμφάνισης που έχουν οριστεί για τις Λειτουργίες Παρουσίασης και επιτρέπει τη μετάβαση στη σελίδα Δημιουργίας Νέων Ιδιοτήτων Εμφάνισης και στη σελίδα Ιδιοτήτων Εμφάνισης Λειτουργίας. Η τελευταία παρουσιάζει τις λεπτομέρειες για ένα συγκεκριμένο σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης για μια Λειτουργία Παρουσίασης και επιτρέπει τη μετάβαση στη σελίδα Δημιουργίας Νέου Αρχείου XSL και στη σελίδα Επεξεργασίας XSL Αρχείου.

## Σελίδα Διαχείρισης της Εμφάνισης

Η σελίδα αυτή εμφανίζει σε δύο ξεχωριστές λίστες όλα τα σύνολα ιδιοτήτων εμφάνισης που έχουν οριστεί για τις Λειτουργίες Παρουσίασης. Η αριστερή λίστα περιέχει τα σύνολα που έχουν οριστεί για Λειτουργίες Παρουσίασης πληροφοριακού υλικού (δηλαδή λειτουργίες που έχουν οριστεί για τις κλάσεις της εφαρμογής, π.χ. Απόγονοι Φακέλου, Μετα-Δεδομένα Πόρου), ενώ η δεξιά λίστα περιέχει τα σύνολα ιδιοτήτων που έχουν οριστεί για την εμφάνιση σταθερών στοιχείων του Portal, όπως π.χ. τρέχουσα ημερομηνία, γραμμή εργαλείων κτλ.

Για κάθε σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης παρουσιάζονται :

- Ο τίτλος του.

- Το schema που του αντιστοιχεί, το οποίο και χρησιμοποιείται κατά την κλήση μιας Λειτουργίας Παρουσίασης για να καθοριστεί ότι θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης για την τελική μορφοποίηση του αποτελέσματος (βλ. εφαρμογή καθορισμού δομής, εμφάνισης & περιεχομένου κάθε σελίδας).

- Το subschema που της αντιστοιχεί. Ο συνδυασμός schema – subschema είναι μοναδικός για κάθε σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης.

Επίσης, σε κάθε σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης μπορούν να εκτελεστούν οι παρακάτω ενέργειες :

- Προβολή πληροφοριών για το σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης με επιλογή του  από τη γραμμή του. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι μια περιγραφή για το σύνολο και ο τίτλος της Λειτουργίας Παρουσίασης για την οποία εφαρμόζεται.

- Τροποποίηση του τίτλου και της περιγραφής ενός συνόλου ιδιοτήτων, με επιλογή του  από τη γραμμή του.

- Διαγραφή ενός συνόλου ιδιοτήτων, με επιλογή του  από τη γραμμή του. Η διαγραφή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνεπάγεται και διαγραφή όλων των αρχείων XSL του συνόλου ιδιοτήτων σε όλα τα Template.

- Μετάβαση στην σελίδα Ιδιοτήτων Εμφάνισης Λειτουργίας με επιλογή του τίτλου του συνόλου ή του  από τη γραμμή του.

Τέλος, είναι δυνατή η μετάβαση στην σελίδα Δημιουργίας Νέων Ιδιοτήτων Εμφάνισης με επιλογή του αντίστοιχου link στο κάτω μέρος της σελίδας, όπου δίνεται η δυνατότητα ορισμού νέου συνόλου ιδιοτήτων για οποιαδήποτε Λειτουργία Παρουσίασης (βλ. επόμενη ενότητα).

## Σελίδα Δημιουργίας Νέων Ιδιοτήτων Εμφάνισης

Μέσω της σελίδας αυτής δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέου συνόλου ιδιοτήτων εμφάνισης για επιλεγμένη Λειτουργία Παρουσίασης. Η δημιουργία του νέου συνόλου είναι δυνατή είτε μέσω της αντιγραφής υπάρχοντος συνόλου (προφανώς για την ίδια λειτουργία που ήταν ορισμένο και το υπάρχον) ή η δημιουργία του συνόλου εκ νέου, επιλέγοντας βέβαια τη Λειτουργία Παρουσίασης για την οποία θα δημιουργηθεί. Κατά τη δημιουργία του νέου συνόλου (είτε από υπάρχον είτε εκ νέου) δημιουργούνται τα κατάλληλα αρχεία σε όλα τα Template εμφάνισης.

Για τον ορισμό ενός νέου συνόλου παρουσίασης αρχικά ορίζονται τα στοιχεία που φαίνονται στο αριστερό τμήμα της σελίδας και που είναι τα εξής :

- Το αναγνωριστικό όνομά του, το οποίο αντιστοιχεί στο όνομα του schema του συνόλου. Το όνομα αυτό χρησιμοποιείται κατά την κλήση μιας Λειτουργίας Παρουσίασης για να καθοριστεί ότι θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης για την τελική μορφοποίηση του αποτελέσματος (βλ. εφαρμογή καθορισμού δομής, εμφάνισης & περιεχομένου κάθε σελίδας).

- Ο τίτλος της, ο οποίος χρησιμεύει για την αναγνώριση του συνόλου ιδιοτήτων εμφάνισης από το χρήστη.

- Ένα σύντομο περιγραφικό κείμενο, το οποίο εν γένει περιγράφει το τελικό αποτέλεσμα που αναμένεται από το σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης (π.χ. εμφάνιση σε δύο στήλες, κτλ).

Εφόσον οριστούν τα παραπάνω στοιχεία, από το δεξιό τμήμα επιλέγεται ο τρόπος δημιουργίας του νέου συνόλου. Για δημιουργία από υπάρχον σύνολο επιλέγεται το επιθυμητό σύνολο και κατόπιν επιλέγεται το . Αντίστοιχα, για δημιουργία του συνόλου εκ νέου, επιλέγεται πρώτα ο τύπος της λειτουργίας (Λειτουργία Παρουσίασης Πληροφοριακού Υλικού ή Σταθερών Στοιχείων) και κατόπιν επιλέγεται η Λειτουργία Παρουσίασης για την οποία θα δημιουργηθεί το νέο σύνολο. Η δημιουργία ολοκληρώνεται με το πάτημα του .

## Σελίδα Ιδιοτήτων Εμφάνισης Λειτουργίας

Η σελίδα αυτή εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα Σύνολο Ιδιοτήτων Εμφάνισης για μια συγκεκριμένη Λειτουργία Παρουσίασης, καθώς και τα αρχεία που το συνθέτουν σε κάθε Template. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα τροποποίησης των αρχείων αυτών (μέσω της σελίδας Επεξεργασίας XSL Αρχείου) και ορισμού νέων αρχείων (μέσω της σελίδας Δημιουργίας Νέου Αρχείου XSL).

Η σελίδα χωρίζεται σε δύο περιοχές :

- Περιοχή Συνόλου Ιδιοτήτων Εμφάνισης Λειτουργίας

- Περιοχή Τμημάτων Εμφάνισης της Λειτουργίας

Η πρώτη περιοχή εμφανίζει βασικά στοιχεία για το Σύνολο Ιδιοτήτων Εμφάνισης και επιτρέπει την αλλαγή του template για το οποίο γίνεται η διαχείριση και την επεξεργασία του πρωταρχικού αρχείου της λειτουργίας στο επιλεγμένο template.

Η δεύτερη περιοχή εμφανίζει όλα τα τμήματα εμφάνισης από τα οποία συντίθεται το τελικό αποτέλεσμα της εμφάνισης της Λειτουργίας Παρουσίασης. Για κάθε τμήμα εμφανίζονται όλα τα XSL αρχεία που έχουν οριστεί για αυτό και είναι δυνατή είτε η δημιουργία νέων αρχείων είτε η επεξεργασία των υπάρχοντων.

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα πληροφοριακά στοιχεία και οι επιτρεπτές ενέργειες για τις δύο περιοχές στις οποίες χωρίζεται η σελίδα.

### Περιοχή Συνόλου Ιδιοτήτων Εμφάνισης Λειτουργίας

Η περιοχή εμφανίζει πληροφοριακά στοιχεία του Συνόλου  Ιδιοτήτων Εμφάνισης και επιτρέπει την αλλαγή του επιλεγμένου Template και την επεξεργασία του πρωταρχικού αρχείου της λειτουργίας :

Κατά την αλλαγή του επιλεγμένου Template η σελίδα φορτώνεται εκ νέου ώστε να εμφανιστούν στην περιοχή Τμημάτων Εμφάνισης της Λειτουργίας τα XSL αρχεία που έχουν οριστεί για το επιλεγμένο Template. Επίσης, η επεξεργασία του πρωταρχικού αρχείου οδηγεί στο πρωταρχικό αρχείο που έχει οριστεί για το επιλεγμένο Template.

Τα πληροφοριακά στοιχεία που παρουσιάζονται στην περιοχή αυτή της σελίδας είναι τα εξής :

- Τίτλος του Συνόλου Ιδιοτήτων Εμφάνισης

- Συνδυασμός Schema – Subschema που καθορίζει το Σύνολο Ιδιοτήτων Εμφάνισης

- Περιγραφικό κείμενο του Συνόλου Ιδιοτήτων Εμφάνισης

### Περιοχή Τμημάτων Εμφάνισης της Λειτουργίας

Η περιοχή αυτή εμφανίζει τα τμήματα τα οποία συνθέτουν την εμφάνιση της Λειτουργίας Παρουσίασης. Ως γνωστόν, τα τμήματα είναι σαφώς καθορισμένα για κάθε Λειτουργία Παρουσίασης. Κάθε τμήμα καθορίζεται μοναδικά από το XSL Template Mode, το οποίο είναι το mode του xsl:template που περιέχεται σε κάθε αρχείο XSL. Για κάθε τμήμα εμφανίζονται τα αρχεία που έχουν οριστεί για αυτό στο επιλεγμένο Template και που προφανώς έχουν όλα το ίδιο mode.

Για κάθε τμήμα εμφανίζονται τα εξής στοιχεία :

- Τίτλος του τμήματος

- XSL Template Mode του τμήματος

- Περιγραφή του τμήματος

- Λίστα XSL αρχείων που έχουν οριστεί για το τμήμα

Επίσης είναι δυνατή η μετάβαση στη σελίδα Δημιουργίας Νέου Αρχείου XSL για το συγκεκριμένο τμήμα, μέσω του link Ορίστε νέο αρχείο για το τμήμα.

Για κάθε XSL αρχείο του κάθε τμήματος παρουσιάζονται :

- Το φυσικό όνομα του XSL αρχείου.

- Συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για ένα αντικείμενο ώστε να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο αρχείο.

  - Classification : το classification των αντικειμένων για τα οποία εφαρμόζεται το αρχείο

  - Class : η κλάση των αντικειμένων για τα οποία εφαρμόζεται το αρχείο

  - Relations : τιμές των συσχετίσεων του αντικειμένου με γονικά του αντικείμενα οι οποίες πρέπει να ισχύουν για να εφαρμοστεί το αρχείο

  - Properties : τιμές ιδιοτήτων του αντικειμένου οι οποίες πρέπει να ισχύουν για να εφαρμοστεί το αρχείο

  - Specific : οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες

- Προτεραιότητα του αρχείου, η οποία καθορίζει μεταξύ δύο αρχείων των οποίων ικανοποιούνται εξίσου οι συνθήκες για ένα αντικείμενο ποιο από τα δύο αρχεία θα εφαρμοστεί.

- Ο χρήστης μπορεί για κάθε αρχείο να ανοίξει τη σελίδα Επεξεργασίας XSL Αρχείου με επιλογή του ονόματος του αρχείου ή του  από τη γραμμή του. Επίσης δίνεται η δυνατότητα διαγραφής του αρχείου με επιλογή του  από τη γραμμή του.

## Σελίδα Δημιουργίας Νέου Αρχείου XSL

Η σελίδα αυτή περιέχει τα απαραίτητα πεδία για τον ορισμό ενός νέου αρχείου XSL. Το αρχείο δημιουργείται για συγκεκριμένο Template, για συγκεκριμένο σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης και συγκεκριμένο τμήμα εμφάνισης της Λειτουργίας Παρουσίασης. Στο αριστερό τμήμα της σελίδας εμφανίζονται πεδία για τον ορισμό των συνθηκών για τις οποίες θα εφαρμόζεται το αρχείο, ενώ στο δεξιό τμήμα καθορίζεται ο τρόπος δημιουργίας του αρχείου.

Για τον τρόπο δημιουργίας του νέου αρχείου XSL υπάρχουν τρεις διακριτές επιλογές. Η πρώτη είναι η Δημιουργία κενού αρχείου, κατά την οποία το νέο αρχείο που δημιουργείται περιέχει μονάχα τον ορισμό ενός xsl:template, ενώ το περιεχόμενό του είναι κενό. Η δεύτερη επιλογή είναι η Αντιγραφή από το πιο κοντινό match. Με αυτή την επιλογή το περιεχόμενο του xsl:template αντιγράφεται από άλλο αρχείο XSL (του ίδιου συνόλου ιδιοτήτων εμφάνισης) το οποίο επιλέγεται αυτόματα ώστε οι συνθήκες του να ταιριάζουν όσο γίνεται περισσότερο με τις συνθήκες του νέου αρχείου XSL. Τέλος, η τρίτη επιλογή είναι η Αντιγραφή από επιλεγμένο αρχείο, κατά την οποία το περιεχόμενο του xsl:template προέρχεται από συγκεκριμένο αρχείο που επιλέγεται από το ίδιο ή από άλλο σύνολο ιδιοτήτων εμφάνισης ή ακόμα και από διαφορετικό Template.

## Σελίδα Επεξεργασίας XSL Αρχείου

Η σελίδα αυτή εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός XSL αρχείου και επιτρέπει την τροποποίησή τους :

Με το πάτημα του πλήκτρου  το αρχείο αποθηκεύεται και σελίδα κλείνει, ενώ με το πάτημα του  οι όποιες αλλαγές αγνοούνται και κλείνει η σελίδα.