Σταθεροποίηση γωνιακής ταχύτητας στερεού σώματος

###### ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

###### Μάρκος Κ. Αντωνόπουλος

Επιβλέπων : Ιωάννης Τσινιάς

Καθηγητής  Ε.Μ.Π

Αθήνα, Μάρτιος 2005

Σταθεροποίηση γωνιακής ταχύτητας στερεού σώματος

###### ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

###### Μάρκος Κ. Αντωνόπουλος

Επιβλέπων : Ιωάννης Τσινιάς

Καθηγητής  Ε.Μ.Π

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την           Μαρτίου 2005

| .................................. | .................................. | .................................. |
| --- | --- | --- |
| Ι. Τσινιάς | Γ.Παπαβασιλόπουλος | Τ.Κουσιουρής |
| Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Καθηγητής Ε.Μ.Π. |

Αθήνα, Μάρτιος 2005

..................................

Μάρκος Κ. Αντωνόπουλος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Μάρκος Κ. Αντωνόπουλος

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργα- σίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαι- δευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

# Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του προβλήματος της σταθεροποίησης της γωνιακής ταχύτητας ενός στερεού σώματος.Οι εξισώσεις του Euler,που περιγράφουν το εν λόγω φυσικό σύστημα, αποτελούν ένα σύστημα μη-γραμμικών διαφορικών εξισώσεων, και για το λόγo αυτό η προσέγγιση που κάνουμε είναι μέσω της θεωρίας Lyapunov. Στο πρώτο μέρος της εργασίας (κεφάλαια 1-2),παρουσιάζουμε θεμελιώδεις ιδιότητες των δυναμικών συστημάτων, και αναλύουμε την θεωρία Lyapunov για την ευστάθεια δυναμικών συστημάτων. Έμφαση δίνεται στο θεώρημα του La'Salle το οποίο και χρησιμοποιούμε στην συνέχεια για την αντιμετώπιση του βασικού μας προβλήματος. Το κεφάλαιο 3 αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στο πρόβλημα της σταθεροποίησης δυναμικών συστημάτων. Τα κεφάλαια 4-5 αποτελούν την βασική μας μελέτη. Στο κεφάλαιο 4 δείχνουμε ότι η γωνιακή ταχύτητα ενός στερεού με έναν άξονα συμμετρίας δύναται να σταθεροποιηθεί με χρήση μόνο μιας ροπής ελέγχου. Στο κεφάλαιο 5 προσεγγίζουμε το πρόβλημα με μια γενικότερη μέθοδο, η οποία παρέχει ταυτόχρονα μια ρητή έκφραση της ανάδρασης που σταθεροποιεί το σύστημα.

Λέξεις Κλειδιά

Σταθεροποίηση, θεωρία Lyapunov, θεώρημα La'Salle, μη-γραμμικά  συστήματα, στερεό σώμα, εξισώσεις Euler.

# Abstract

The aim of this essay is to study the problem of the stabilizability of the angular velocity of a rigid body. The Euler equations, which provide a mathematical model for the system, consist a system of non-linear differential equations. Therefore, the main tool used to study the problem is Lyapunov theory. In the first part of the essay (chapters 1-2) we discuss fundamental properties of dynamical systems, and analyse basics of Lyapunov theory. Special attention is being payed to LaSalle's theorem. Chapter 3 is a short introduction to the general problem of stabilazation. Chapters 4-5 constist the main body of our work. In chapter 4 we prove that the angular velocity of a rigid body with one axis of symmetry can be smoothly stabilized with a single torque controller.In Chapter 5 we discuss a different (and more general) approach,which also exhibits an expression for the feedback control.

KeyWords

Lyapunov theory, LaSalle's theorem, feedback stabilization, Euler equations, rigid body

Αφιερώνεται

στην οικογένεια μου

Περίληψη	5

Abstract	7

Πρόλογος	14

Κεφάλαιο 1

Θεμελιώδεις ιδιότητες δυναμικών συστημάτων	16

1.1 Mοντελοποίηση φυσικών συστημάτων	16

1.2 Μερικές αναγκαίες ιδιότητες που πρέπει να έχει το μοντέλο	18

1.3 Περιγραφή και ιδιότητες των αυτόνομων συστημάτων	23

Κεφάλαιο 2

Ευστάθεια-Τα Θεωρήματα Lyapunov και La’Salle	26

2.1 Σημεία ισορροπίας-ορισμός της ευστάθειας	26

2.2 Το θεώρημα του Lyapunov	29

2.3 Χρονικά αναλλοίωτα σύνολα και ευστάθεια-Το θεώρημα του La’Salle	32

2.4 Ολική ασυμπτωτική ευστάθεια	41

Κεφάλαιο 3

Σταθεροποίηση δυναμικών συστημάτων	44

3.1 Περιγραφή και διατύπωση του προβλήματος	44

3.2 Σταθεροποίηση γραμμικών συστημάτων	45

3.3 Παραδείγματα σταθεροποίησης μη-γραμμικών συστημάτων	46

Κεφάλαιο 4

Σταθεροποίηση γωνιακής ταχύτητας στερεού σώματος με έναν άξονα συμμετρίας	48

4.1 Εισαγωγή	48

4.2 Το θεώρημα “backstepping”-σταθεροποίηση με θετική ανάδραση	50

4.3 Η σταθεροποίηση του συστήματος	55

Κεφάλαιο 5

Σταθεροποίηση γωνιακής ταχύτητας στερεού σώματος	58

5.1 Συστήματα τύπου Jurdjevic-Quinn	58

5.2 Εφαρμογές των συστημάτων “Jurdjervic-Quinn” στην σταθεροποίηση στερεού σώματος	62

Παράρτημα	72

Απόδειξη του λήμματος 4.2.3	72

Βιβλιογραφία	76

# Πρόλογος

Το αντικείμενο της αυτής εργασίας μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν τομέα που βρίσκεται μεταξύ της επιστήμης του μηχανικού και της επιστήμης των μαθηματικών, για τον οποίο έχει επικρατήσει ο όρος εφαρμοσμένα μαθημα- τικά. Τα χρόνια των σπουδών μου στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ,  με  έκαναν  να  αντιληφθώ  έναν  γενικό

τρόπο με τον οποίο ένας μηχανικός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, τον οποίο προσωπικά συνοψίζω στα παρακάτω βήματα.

1) Παρατήρηση των φυσικών φαινομένων που συνιστούν το πρόβλημα.

2) Προσπάθεια μαθηματικής περιγραφής αυτών των φαινομένων, ή, καταχρη- στικά, "μετάφραση" της "υλικής" γλώσσας των φαινομένων στην μαθηματική γλώσσα, όσο αυτό είναι εφικτό.

3)Συλλογισμός σε μαθηματική γλώσσα.

4)Υλοποίηση των αποτελεσμάτων, "μετάφραση" δηλαδή των αποτελεσμάτων από την μαθηματική γλώσσα, στην "υλική" γλώσσα του προβλήματος. Και πάλι, όσο αυτό είναι εφικτό.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών, σαν επιστήμη που προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποια από τα προβλήματα       που συναντώνται κατά την παραπάνω διαδικασία, αποκτά έναν σαφή ρόλο:     Της δημιουργίας "λέξεων" και μεθόδων μαθηματικού συλλογισμού, ικανών τό-     σο να περιγράφουν τα φυσικά φαινόμενα που συνιστούν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, όσο και να δίνουν υλοποιήσιμες απαντήσεις.

Η εργασία μελετάει ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόβλημα, αυτό της σταθερο- ποίησης της γωνιακής ταχύτητας ενός στερεού σώματος. Το πρόβλημα μετα- φράζεται μαθηματικά στην σταθεροποίηση ενός σημείου ισορροπίας ενός συστήματος μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Το βασικό εργαλείο      που χρησιμοποιείται είναι η θεωρία Lyapunov.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Ιωάννη Τσινιά,τόσο για την πολύτιμη βοήθειά του κατά την σύνταξη του παρόντος,

όσο και για τις πολύ χρήσιμες βιβλιογραφικές υποδείξεις.

Αθήνα, Μάρτιος του 2005

# Κεφάλαιο 1

# Θεμελιώδεις ιδιότητες δυναμικών συστημάτων

## 1.1 Mοντελοποίηση φυσικών συστημάτων

Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε με ντετερμινιστικές διαδικασίες πεπερα- σμένης διάστασης που έχουν την ιδιότητα της διαφορισιμότητας ως προς τον

χρόνο.

Μια διαδικασία καλείται πεπερασμένης διάστασης αν ο αριθμός των μετα- βλητών κατάστασης που την περιγράφουν είναι πεπερασμένος.

Μια διαδικασία καλείται ντετερμινιστική αν το γεγονός  ότι η διαδικασία βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, καθορίζει πλήρως και μοναδικά όλη την μελλοντική και παρελθοντική της πορεία.

Τέλος, μια διαδικασία είναι διαφορίσιμη ως προς τον χρόνο εάν οι χρονικές

συναρτήσεις που περιγράφουν την αλλαγή της κατάστασης της είναι διαφορίσιμες ως προς τον χρόνο.

Συγκεκριμένα, το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιούμε για να περι- γράψουμε τις διαδικασίες αυτές, είναι ένα σύστημα n-διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης

(1.1)

όπου   το n-διάστατο διάνυσμα κατάστασης.

Σε συστήματα που περιγράφονται από εξισώσεις της μορφής (1.1)  η μελ- λοντική  και η παρελθοντική πορεία της κατάστασης εξαρτάται τόσο από την αρχική τους κατάσταση, όσο και από την χρονική στιγμή στην οποία το σύ- στημα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Συστήματα τέτοιου τύπου καλούνται μη αυτόνομα.

Σε συστήματα στα οποία το δεξιό μέλος της (1.1) εξαρτάται αποκλειστικά από το διάνυσμα κατάστασης , η πορεία της κατάστασης εξαρτάται από- κλειστικά από την αρχική κατάσταση του συστήματος, χωρίς να επηρεάζεται από την χρονική στιγμή στην οποία το σύστημα βρέθηκε εκεί. Συστήματα τέ- τοιου τύπου καλούνται αυτόνομα, με την έννοια ότι οι φυσικοί νόμοι που τα διέπουν δεν αλλάζουν με τον χρόνο.

Παράδειγμα 1.1.1 Έστω το απλό εκκρεμές που φαίνεται στο σχήμα (1.1.1)

Σχήμα  1.1.1

Έστω  η μάζα του σφαιριδίου,  το μήκος της ράβδου και  η γωνία που σχηματίζει το εκκρεμές με την κατακόρυφη διεύθυνση. Έστω ότι η δύναμη τριβής που ασκείται στο σφαιρίδιο είναι ανάλογη της ταχύτητας του με συντελεστή . Με εφαρμογή του  δεύτερου νόμου του Νεύτωνα κατά την εφαπτομενική διεύθυνση κίνησης του σφαιριδίου λαβαίνουμε την εξίσωση

που είναι η διαφορική εξίσωση κίνησης του συστήματος. Αν στην συνέχεια

θέσουμε ,λαβαίνουμε το μοντέλο ενός αυτόνομου συστήματος στον χώρο κατάστασης

το οποίο είναι ένα σύστημα της μορφής (1.1). Ο όρος  οφείλεται στην δύναμη τριβής που ασκείται στο σφαιρίδιο. Εάν δεν υπάρχει τριβή () το

σύστημα παίρνει την μορφή

Και στις δύο περιπτώσεις ,τα σημεία ισορροπίας του συστήματος δίνονται από τις   και  και είναι τα (0,), .

## 1.2 Μερικές αναγκαίες ιδιότητες που πρέπει να έχει το

## μοντέλο

Σε αυτή την παράγραφο αναφέρουμε μερικές αναγκαίες απαιτήσεις που πρέ- πει να ικανοποιεί ένα μαθηματικό μοντέλο της μορφής (1.1), προκειμένου να αποτελεί μια αποδεκτή μαθηματική περιγραφή ενός φυσικού συστήματος.

Με τον όρο “λύση”   του προβλήματος αρχικών τιμών

(1.2.a)

(1.2.b)

στο χρονικό διάστημα , με   εννοούμε μια απεικόνιση

τέτοια ώστε:

- οι χρονικές παράγωγοι

να υπάρχουν σχεδόν  κάθε

(ii) Η απεικόνιση  να ικανοποιεί την (1.2.α), δηλαδή

σχεδόν για κάθε .

(iii) H  ικανοποιεί την αρχική συνθήκη (1.2.b), δηλαδή

.

Ύπαρξη και μοναδικότητα των λύσεων

Πειραματιζόμενοι με ένα φυσικό σύστημα που έχει τις ιδιότητες που ανα- φέρθηκαν στην παράγραφο 1.1 ,όπως το εκκρεμές αναμένουμε τα εξής:

1) Ξεκινώντας το σύστημα από μια αρχική κατάσταση , σε μια δεδομένη

χρονική στιγμή to,περιμένουμε ότι το σύστημα θα κινηθεί και ότι η κατά-

σταση του θα είναι καθορισμένη τις επόμενες χρονικές στιγμές

2) Δεδομένου ότι το φυσικό σύστημα είναι ντετερμινιστικό, περιμένουμε ότι

εάν επαναλαμβάναμε το πείραμα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα παρατη-

ρούσαμε την ίδια ακριβώς κίνηση.

Εάν (1.2.α) είναι το μοντέλο του συστήματος, οι απαιτήσεις αυτές μετα- φράζονται μαθηματικά με την απαίτηση το πρόβλημα αρχικών τιμών

(1.2.α),(1.2.b) να έχει μοναδική λύση για κάθε .

Το θεώρημα που ακολουθεί [Khalil] παρέχει ικανές συνθήκες για την ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης .

Θεώρημα 1.2.1 Έστω  συνεχής και έστω ότι ικανοποιεί

την συνθήκη

|||| ≤  L ||||                         (1.3)

για κάθε|  και

για κάθε   []  όπου L, θετικοί αριθμοί.

Τότε υπάρχει ένα >0 τέτοιο ώστε το πρόβλημα αρχικών

τιμών (1.2.a) , (1.2.b) έχει μοναδική λύση στο διάστημα

[,+].

Μία συνάρτηση  που ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θεωρήματος 1.2.1 λέμε ότι ικανοποιεί μια συνθήκη Lipschitz σε μια περιοχή του ,για   [], ή ότι είναι τοπικά Lipschitz στο , στο χρονικό διάστημα []. Λέμε ότι η  είναι τοπικά Lipschitz στο  στο σύνολο [] εάν για κάθε  υπάρχει μια γειτονιά  και μία  σταθερά Lo>0 έτσι ώστε η (1.3) να ισχύει για κάθε , και για κάθε   [].

Όταν η (1.3)  ισχύει για κάθε , σε κάθε χρονική στιγμή , λέμε ότι η  είναι  Lipschitz στο []. Μια συνάρτηση  που είναι τοπικά Lipschitz στο σύνολο [] δεν είναι απαραίτητα Lipschitz σε αυτό, αφού η (1.3) μπορεί να μην ισχύει για όλα τα  με την ίδια σταθερά L.

Οι υποθέσεις του Θεωρήματος για την  είναι υποθέσεις που συναντώνται συνήθως στα μη γραμμικά συστήματα, αν και ανάλογα αποτελέσματα μπορούν να αποδειχθούν και με χαλαρότερες υποθέσεις για την .Το μειονέκτημα είναι ότι το προηγούμενο θεώρημα εξασφαλίζει  ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης   μόνο ένα χρονικό διάστημα που περιέχει το .Αν και η απόδειξη του θεωρήματος ξεφεύγει από το θέμα αυτής της εργασίας, αξίζει να αναφέρουμε το  επιλέγεται έτσι ώστε  στο χρονικό διάστημα [,+] η λύση   να παραμένει στο , ενώ και

[,+]  [].

Εάν  η τιμή της λύσης στο άκρο  + του διαστήματος [,+] θα περιμέναμε, εφαρμόζοντας το Θεώρημα 1.2.1  στο πρόβλημα

να μπορούσαμε να επεκτείνουμε την λύση πέρα από το διάστημα [,+] και επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία σε όλο το [,+∞]. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Μια από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των μη γραμμικών συστημάτων είναι ότι οι λύσεις τους μπορεί να παρουσιάζουν πεπερασμένο χρόνο διαφυγής. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια πεπερασμένη χρονική στιγμή  τέτοια ώστε ,όπως φαίνεται από το παράδειγμα που ακολουθεί.

Παράδειγμα 1.2.2 Έστω το μονοδιάστατο σύστημα

, με>0.  Eίναι

Προφανώς για         η λύση  και το Θεώρημα 1.2.1  δεν μπορεί να εφαρμοστεί πέρα από την χρονική στιγμή .

Το θεώρημα [Khalil] που ακολουθεί εξασφαλίζει την ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης στο διάστημα [].

Θεώρημα 1.2.3  Έστω  συνεχής  και  έστω

ότι ικανοποιεί την συνθήκη

|||| ≤  L ||||

για κάθε (   και για κάθε   []  όπου

Τότε, το πρόβλημα (1.2.α)-(1.2.b) έχει μοναδική λύση

ορισμένη στο  [].

Η διαφορά μεταξύ των Θεωρημάτων 1.2.1 και 1.2.2 βρίσκεται στο ότι το Θεώρημα 1.2.1 απαιτεί την την ισχύ της συνθήκης Lipschitz σε μια περιοχή του , ενώ το Θεώρημα 1.2.2 σε όλο το  ,που είναι μια υπόθεση αρκετά περιοριστική. Το θεώρημα [Khalil] που ακολουθεί παρέχει ικανές συνθήκες για την ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης, απαιτώντας την τοπική ισχύ της συνθήκης  Lipschitz στα σημεία ενός συνόλου.

Θεώρημα 1.2.4  Έστω συνεχής στα ορίσματά της και ότι

τοπικά Lipschitz ως προς το  στο σύνολο,για

κάθε  .Έστω  	ένα κλειστό και φραγμένο

υποσύνολο του  με  και έστω ότι κάθε λύση του

προβλήματος (1.2.α)-(1.2.b) παραμένει στο   για κάθε

.Τότε το πρόβλημα (1.2.α)-(1.2.b) έχει μια μοναδική

λύση ορισμένη για κάθε .

Η εφαρμογή του  Θεωρήματος 1.2.4 απαιτεί κάποιες υποθέσεις για τις λύσεις του συστήματος. Μια χρήσιμη μέθοδος για να εξασφαλίσουμε τις υποθέσεις του Θεωρήματος 1.2.4 είναι η μέθοδος της συνάρτησης Lyapunov,που θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο (βλ. σημείωση 2.2.4) Μια εφαρμογή του προηγούμενου θεωρήματος φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Παράδειγμα 1.2.5 Έστω το μονοδιάστατο σύστημα

,με  = a.

Είναι  και η είναι τοπικά Lipschitz στο .Εάν για κάποια

χρονική στιγμή  η λύση   έχει θετική τιμή, η παράγωγός της θα είναι αρ- νητική, και η  θα μειώνεται. Ομοίως , εάν κάποια χρονική στιγμή η λύση έχει αρνητική τιμή η παράγωγός της θα είναι θετική, και η λύση  θα αυξάνεται. Συνεπώς, για μια οποιαδήποτε αρχική συνθήκη  = a, η λύση θα ανήκει στο κλειστό και φραγμένο σύνολο {| |||a| }.Από το Θεώρημα 1.2.4 συμπεραίνουμε ότι η εξίσωση  έχει μοναδική λύση για .

Ορισμός 1.2.6 Λέμε ότι ένα σύστημα της μορφής (1.1) είναι τέλειο

(complete) εάν για κάθε  η λύση ,

ορίζεται για κάθε .

Συνέχεια των λύσεων ως προς τις αρχικές συνθήκες

Μια ακόμα απαίτηση που έχουμε από ένα μοντέλο της μορφής (1.1) είναι η συνεχής εξάρτηση των λύσεων του από τις αρχικές συνθήκες. Μια μικρή αλλαγή στην αρχική συνθήκη του προβλήματος (1.2.α),(1.2.b) δεν πρέπει να

οδηγεί σε μεγάλη απόκλιση της λύσης .

Η απαίτηση αυτή διατυπώνεται ως εξής:

‘Eστω () , () δύο σημεία του και έστω οι λύσεις  , του συστήματος (1.1) που περνούν από αυτά τα σημεία, ορισμένες σε ένα κοινό διάστημα [α,b] , , (α,b).

Για κάθε ε>0 , πρέπει να υπάρχει ένα δ>0 , τέτοιο ώστε για  ||<δ και

||||<δ να συνεπάγεται ||-||<ε για κάθε

(α,b).

Το θεώρημα  [Βrauer-Nohel] που ακολουθεί παρέχει ικανές συνθήκες για την ισχύ της παραπάνω απαίτησης.

Θεώρημα 1.2.7 Έστω  και ,συνεχείς και φραγμένες στο σύνολο

[α,b] και () , () (α,b).

Έστω, οι λύσεις του συστήματος

  - που περνούν από τα () , () αντίστοιχα,

ορισμένες για κάθε  (α,b).Τότε, για κάθε ε>0,υπάρχει ένα

δ>0, ώστε

||<δ και ||||<δ να συνεπάγεται ότι

||-||<ε για κάθε   (α,b).

## 1.3 Περιγραφή και ιδιότητες των αυτόνομων συστημάτων

Τα συστήματα που θα μας απασχολήσουν στην συνέχεια είναι τα αυτόνομα

συστήματα. Στην παράγραφο αυτή θα αναφέρουμε κάποιες χαρακτηριστικές

ιδιότητες των αυτόνομων συστημάτων, που θα επικαλεστούμε στην συνέχεια.

Έστω λοιπόν το αυτόνομο σύστημα

,                             (1.4)

Για τους σκοπούς μας, ας  υποθέσουμε ότι η  είναι συνεχής και έχει συνε- χείς μερικές παραγώγους. Για την απλοποίηση των εννοιών που θα περιγρά- ψουμε ας  υποθέσουμε προς το παρόν ότι το (1.4) είναι  τέλειο.

Όπως αναφέρθηκε, οι λύσεις των αυτόνομων συστημάτων εξαρτώνται μόνο από την αρχική κατάσταση του συστήματος ,και όχι από την χρονική στιγμή στην οποία το σύστημα βρέθηκε στην κατάσταση αυτή.  Θα συμβολίσουμε με(,) την λύση του συστήματος (1.4) που περνάει από το  την χρο-νική στιγμή  .Συνεπώς ,δοθέντος ενός συστήματος (1.4) και μιας αρχικής

συνθήκης  ορίζεται μια διανυσματική συνάρτηση

(1.5)

που ικανοποιεί την (1.4):

σχεδόν για κάθε

και την αρχική συνθήκη

,                                     (1.6)

η οποία θα μας δώσει την πορεία του συστήματος πριν και μετά από την

χρονική στιγμή . Συνήθως , ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του  από τα οποία διέρχεται η  λέγεται τροχιά  (orbit) της .

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται ο χώρος

κατάστασης ενός συστήματος στον

και  η τροχιά της λύσης .

.()

Από το θεώρημα μοναδικότητας της λύσης για το (1.4), από κάθε σημείο του  διέρχεται το πολύ μία τροχιά , ή ισοδύναμα, δυο διαφορετικές τροχιές δεν μπορεί να τέμνονται σε ένα σημείο του .

(,)          Συγκεκριμένα,από το θεώρημα μονα-

δικότητας της  λύσης, για

,  έχουμε:

(,)

και

Εύκολα επίσης δείχνεται ότι αν  η λύση του συστήματος που περνάει από την κατάσταση  την χρονική στιγμή , τότε για κάθε σταθερά ,

η συνάρτηση (,) είναι επίσης λύση του συστήματος, και μάλιστα η

(μοναδική) λύση που περνάει από την κατάσταση  την χρονική στιγμή  .

Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι οι δύο λύσεις έχουν την ίδια τροχιά στον χώρο κατάστασης , αλλά διέρχονται από το ίδιο σημείο διαφορετικές χρονικές στιγμές, που απέχουν κατά  .Συνεπώς, δύο λύσεις του (1.4) που διέρχονται από το ίδιο σημείο διαφορετικές χρονικές στιγμές, αντιστοιχούν στην ίδια τροχιά.

Η ιδιότητα της ημιομάδας

Από τα παραπάνω συνάγεται και μια σημαντική ιδιότητα των λύσεων ενός

αυτόνομου συστήματος, γνωστή και ως ιδιότητα της ημιομάδας.

Έστω    η λύση του (1.4) που περνάει από το σημείο  την χρονική

στιγμή , και

η λύση του (1.4) που περνάει από το σημείο  την χρονική

στιγμή .

Έστω . Τότε

(1.7)

Αποδείξαμε λοιπόν την παρακάτω πρόταση

Πρόταση 1.3.1 (ιδιότητα της ημιομάδας) Για τις  λύσεις  του (1.4)

ισχύει η ιδιότητα  (1.7) για κάθε .

Τέλος,σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που το σύστημα δεν είναι τέλειο, οι προαναφερθείσες ιδιότητες έχουν τοπικό χαρακτήρα ως προς τον χρόνο.

# Κεφάλαιο 2

# Ευστάθεια-Τα Θεωρήματα Lyapunov και La’Salle

## 2.1 Σημεία ισορροπίας-ορισμός της ευστάθειας

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της ευστάθειας των αυτόνομων δυναμικών συστημάτων. Οι ορισμοί και τα αντίστοιχα αποτε- λέσματα θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια για την μελέτη της σταθερο- ποίησης ενός συστήματος ,δηλαδή της  επιλογής των εισόδων του με τέτοιο τρόπο ώστε το σύστημα να είναι ευσταθές.

Για παράδειγμα, έστω το σύστημα του απλού εκκρεμούς του παραδείγ- ματος 1.1.1. Εάν στο σφαιρίδιο επιβληθεί μια ροπή ,το μοντέλο κατά- στασης του συστήματος παίρνει την μορφή

Με κατάλληλη επιλογή της εισόδου , μπορούμε να επηρρεάσουμε την απόκριση συστήματος και να επιτύχουμε μια επιθυμητή συμπεριφορά.

Η μελέτη του προβλήματος της σταθεροποίησης ανάγεται στην μελέτη

της  ευστάθειας ενός σημείου ισορροπίας μιας διαφορικής εξίσωσης. Το

σημαντικότερο εργαλείο στην μελέτη της ευστάθειας ενός συστήματος

είναι η θεωρία Lyapunov,την οποία και θα αναλύσουμε στην συνέχεια.

Έστω λοιπόν το αυτόνομο σύστημα

(2.1)

και ας υποθέσουμε ότι ότι η  είναι συνεχής και διαθέτει συνεχείς μερικές παραγώγους.

Ορισμός 2.1.1 Το σημείο  καλείται σημείο ισορροπίας του (2.1), αν και

μόνο αν .

Από το θεώρημα μοναδικότητας, είναι φανερό πως αν σημείο αφετηρίας του

συστήματος (2.1) είναι το σημείο  κάποια χρονική στιγμή  ,τότε  για κάθε

Λήμμα 2.1.2 Έστω  μια λύση του (2.1), η οποία περνάει από ένα σημείο

του  που δεν είναι σημείο ισορροπίας. Έστω  ένα

σημείο ισορροπίας του (2.1).Ισχύει η συνεπαγωγή

.

Απόδειξη:   Έστω  πεπερασμένο. Η  είναι συνεχής και παραγωγίσιμη,

άρα

.

Το τελευταίο όμως σημαίνει ότι το πρόβλημα αρχικών τιμών που ορίζεται

από το (2.1) και  την αρχική συνθήκη   έχει δύο λύσεις, τις

και , με  ,που είναι άτοπο, λόγω της  μοναδικότητας

των λύσεων. Καταλήγουμε πως υποχρεωτικά  .

Το παραπάνω λήμμα δίνει μια πρώτη πληροφορία για την συμπεριφορά των

λύσεων ενός αυτόνομου συστήματος. Οποιαδήποτε λύση που περνάει από σημεία που δεν είναι σημεία ισορροπίας, δεν μπορεί να φτάσει ένα σημείο ισορροπίας σε πεπερασμένο χρόνο. Μπορεί μόνο να τείνει ασυμπτωτικά σε αυτό.

Στη συνέχεια, υποθέτουμε ότι το σημείο ισορροπίας   του (2.1) ταυτί- ζεται με την αρχή των αξόνων. Η υπόθεση αυτή γίνεται χωρίς βλάβη της γενικότητας, αφού κάθε σημείο ισορροπίας μπορεί με κατάλληλη γραμμική αλλαγή συντεταγμένων να μεταφερθεί στο .

Ορισμός 2.1.3 Το σημείο ισορροπίας  καλείται

- ευσταθές αν και μόνο αν για κάθε ,υπάρχει ένα

ώστε

για κάθε

- ασταθές αν δεν είναι ευσταθές.

- ασυμπτωτικά ευσταθές αν και μόνο αν είναι ευσταθές,

και το  μπορεί να επιλεγεί έτσι ώστε

.

(α)                                                    (b)

Σχήμα 2.1.3 : (α) ευστάθεια ,(b) ασυμπτωτική ευστάθεια

Παράδειγμα 2.1.4 Στο παράδειγμα 1.1.1 του προηγούμενου κεφαλαίου εξά-

γαμε τις εξισώσεις του απλού εκκρεμούς,

Τα σημεία ισορροπίας του συστήματος είναι τα (0,) για .Τα σημεία για αντιστοιχούν στην θέση που φαίνεται στο σχήμα 2.1.3.α,ενώ τα σημεία για στην θέση που φαίνεται στο σχήμα 2.1.3.b.

(α)                                           (b)

Σχήμα 2.1.4

Παρουσία της τριβής η θέση (α) αποτελεί ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο

ισορροπίας για το σύστημα. Για οποιαδήποτε μικρή εκτροπή από την θέση (α), το σύστημα θα εκτελέσει αποσβεννυόμενες ταλαντώσεις κινούμενο προς την θέση ισορροπίας. Εάν δεν υπήρχε τριβή, η θέση (α) θα ήταν ένα ευσταθές ,αλλά όχι ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας του συστήματος: για οποιαδήποτε εκτροπή από την θέση (α) το σύστημα θα εκτελούσε μη αποσβενυόμενες ταλαντώσεις ταλαντώσεις κοντά στην αρχική θέση, αλλά δεν θα επέστρεφε ποτέ στην αρχική του θέση. Η θέση (b) αποτελεί ένα ασταθές σημείο ισορροπίας του συστήματος : για οποιαδήποτε εκτροπή από την θέση (b),το σύστημα απομακρύνεται από την αρχική του θέση.

## 2.2 Το θεώρημα του Lyapunov

To θεώρημα του Lyapunov παρέχει ικανές συνθήκες για την ευστάθεια

και την ασυμπτωτική ευστάθεια ενός σημείου ισορροπίας. Το θεώρημα αυτό,

που βασίζεται στην ιδέα της συνάρτησης Lyapunov,αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της ανάλυσης μη-γραμμικών συστημάτων και της

ποιοτικής θεωρίας διαφορικών εξισώσεων. Στην παράγραφο αυτή θα αναφέρουμε το θεώρημα, και θα αποδείξουμε το κομμάτι που αφορά στην

ευστάθεια. Θα ολοκληρώσουμε την απόδειξη του θεωρήματος με το κομμάτι

της ασυμπτωτικής ευστάθειας αργότερα (βλ. Πόρισμα 2.3.6), έχοντας προηγουμένως  αποδείξει το θεώρημα του La’Salle.

Επανερχόμαστε στο σύστημα (2.1),

και έστω  μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση  .

Ορισμός 2.2.1 Ορίζουμε την χρονική παράγωγο της  πάνω στις

τροχιές του συστήματος (2.1) ως το βαθμωτό γινόμενο

Θεώρημα 2.2.2 (Lyapunov):Έστω  σημείο ισορροπίας του (2.1),και

μια περιοχή του .Εάν υπάρχει μια συνεχώς δια-

φορίσιμη συνάρτηση    η οποία είναι θετικά

ορισμένη στο ,δηλαδή

και  στο

και ισχύει

στο                      (2.2.2.α)

α)Τότε, το  είναι  ευσταθές.

b) Εάν επιπλέον

στο                      (2.2.2.b)

το  είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

Συνήθως, λέμε ότι μια θετικά ορισμένη συνάρτηση   είναι  ασθενής συνάρτηση Lyapunov στο  αν ισχύει  για κάθε . Αν επιπλέον ισχύει  η (2.2.2.b), λέμε ότι η  είναι αυστηρή συνάρτηση Lyapunov στο

Απόδειξη του (α):Έστω  .Επιλέγουμε ένα  τέτοιο ώστε

το σύνολο

|.

Το σύνολο των σημείων για τα οποία  είναι κλειστό και

φραγμένο, άρα η  παίρνει ελάχιστο  σε αυτό. Έστω   . Από

το ότι  στο  έχουμε ότι .

Ορίζουμε το σύνολο

| περιοχή του   .

Θα δείξουμε ότι

για κάθε .                     (2.2.2.c)

Πράγματι, έστω ότι δεν ίσχυε η παραπάνω συνεπαγωγή. Τότε, θα υπήρχε

και χρόνος  ώστε

για κάθε  και

.

Όμως , λόγω του ότι  στο ,είναι

για κάθε  με .

Η τελευταία, σε συνδυασμό με το ότι , και  δίνει

,

που είναι άτοπο. Επομένως , η συνεπαγωγή (2.2.2.c) ισχύει. Επιλέγοντας

τώρα ,ώστε

|,

ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε .

Παράδειγμα 2.2.3 Έστω οι εξισώσεις του απλού εκκρεμούς χωρίς τριβή

(2.2.3.α)

Έστω . Σαν συνάρτηση Lyapunov θεωρούμε την συνάρτηση ενέργειας

του συστήματος

Προφανώς  σε μια περιοχή του .Η παράγωγος της πάνω στις τροχιές του συστήματος δίνεται από

.

Επομένως από το Θεώρημα 2.2.2, το  είναι ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας για το σύστημα. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν είναι ασυμπ- τωτικά ευσταθές : αφού   , κάθε λύση με  θα παρα- μείνει στην επιφάνεια  για κάθε .

Σημειωση 2.2.4 Έστω το αυτόνομο σύστημα

(2.2.4.α)

Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση  είναι τοπικά Lipschitz στο  και ότι υπάρχει μια συνάρτηση  ,που ικανοποιεί τις υποθέσεις του

Θεωρήματος 2.2.2. Επιλέγουμε ώστε το σύνολο

|  .

Λόγω του ότι , για  ισχύει

,για κάθε

και κατά συνέπεια κάθε λύση που ξεκινάει στο  παραμένει στο  ,δηλ ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε

Το  είναι κλειστό και φραγμένο εξ’ορισμού. Συνεπώς, από το Θεώρημα 1.2.4 του προηγούμενου κεφαλαίου το (2.2.4.α) έχει μοναδική λύση για κάθε,που ορίζεται για κάθε .  Εάν επιπλέον το πεδίο ορισμού της  είναι όλος ο  και για την    ισχύει ότι    για  , για κάθε  θα υπάρχει  ώστε . Ορίζοντας το σύνολο  όπως προηγουμένως, καταλήγουμε ότι το (2.2.4.α) έχει μο- ναδική λύση για κάθε  ορισμένη για κάθε .

## 2.3 Χρονικά αναλλοίωτα σύνολα και ευστάθεια-Το

## θεώρημα του La’Salle

Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με μερικά σημαντικά αποτελέσματα της ποιοτικής θεωρίας διαφορικών εξισώσεων, που αφορούν την ασυμπτωτική συμπεριφορά των λύσεων. Στην συνέχεια θα δώσουμε το Θεώρημα του La’Salle,που παρέχει ικανές συνθήκες για ασυμπτωτική ευστάθεια όταν η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov δεν είναι αυστηρά αρνητική.

Επανερχόμαστε στο σύστημα (2.1).Θα ονομάσουμε με  το σύνολο των

σημείων του από τα οποία διέρχεται η λύση  για κάθε ,

και με  το κομμάτι για .

Ορισμός 2.3.1 Ένα σύνολο καλείται θετικώς χρονικά  αναλλοίωτο ως

προς το σύστημα (2.1) εάν για κάθε λύση  του  (2.1)

ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε ,

δηλαδή αν κάθε λύση που ξεκινάει από ένα σημείο του

παραμένει στο  για κάθε .

Το σύνολο  καλείται χρονικά αναλλοίωτο ως προς το

σύστημα (2.1) εάν ισχύει

για κάθε .

Ορισμός 2.3.2 Έστω  μια λύση του (2.1). Λέμε ότι το σημείο

ανήκει στο θετικό οριακό σύνολο (positive limit set)

της λύσης  αν και μόνο αν υπάρχει μια ακολουθία

χρονικών στιγμών  με  για ,τέτοια

ώστε .Το σύνολο αυτό συμβολίζεται με

.

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό λοιπόν, το αποτελείται από τα σημεία

συσσώρευσης του συνόλου .Το λήμμα που ακολουθεί δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις φραγμένες λύσεις ενός δυναμικού συστήματος.

Λήμμα 2.3.3 Έστω  μια φραγμένη λύση του

(2.1). Τότε

(i) Το οριακό της σύνολο είναι ένα μη κενό σύνολο.

(ii) To οριακό της σύνολο είναι ένα χρονικά αναλλοίωτο

σύνολο ως προς το σύστημα (2.1)

(iii) Η λύση   πλησιάζει το οριακό της σύνολογια

με την έννοια του ότι για κάθε  υπάρχει

ένα ,τέτοιο ώστε για κάθε να υπάρχει ένα

(το οποίο πιθανόν να εξαρτάται από το  )

ώστε.

Απόδειξη:(i) Έστω  η λύση του (2.1).Αφού υποθέτουμε ότι η  είναι φραγμένη, υπάρχει ένα  τέτοιο ώστε

για  κάθε .

Θεωρούμε μια ακολουθία χρονικών στιγμών  με  για

.Η ακολουθία  είναι φραγμένη. Από το Θεώρημα

Bolzano-Weierstrass, η ακολουθία  έχει μια υπακολουθία που

συγκλίνει. Επομένως, υπάρχει υπακολουθία  και σημείο

έτσι ώστε

.

Συνεπώς,, άρα . Επιπλέον,αφού το σύνολο |  είναι κλειστό και φραγμένο, προκύπτει ότι κάθε ακολουθία σημείων του  που συγκλίνει, θα  συγκλίνει σε ένα σημείο του . Επομένως , , και συνεπώς

.

(ii) Για να δείξουμε ότι τοείναι χρονικά αναλλοίωτο, αρκεί να δείξουμε

ότι για κάθε , η λύση   παραμένει στο για κάθε .

Πράγματι έστω  .Τότε υπάρχει ακολουθία , με  για

τέτοια ώστε

.

Λόγω συνέχειας των λύσεων ως προς την αρχική συνθήκη, είναι

για κάθε .              (2.3.3.α)

Από την ιδιότητα της ημιομάδας έχουμε

για κάθε .             (2.3.3.b)

Από τις  (2.3.3.α) , (2.3.3.b) συνεπάγεται ότι

για κάθε .

Η τελευταία σχέση μας λέει ότι για κάθε , το σημείο  ανήκει στο οριακό σύνολο της τροχιάς της , δηλαδή,για κάθε ,υπάρχει ακολουθία χρονικών στιγμών ,  για την οποία

και επομένως , για κάθε .

(iii) Έστω ότι η επιθυμητή ιδιότητα δεν ισχύει. Τότε, υπάρχει ένα , τέτοιο ώστε για κάθε ,να υπάρχει ένα  , τέτοιο ώστε  , για κάθε .

Επομένως,

για , υπάρχει ένα , τέτοιο ώστε

.

για , υπάρχει ένα , τέτοιο ώστε

.

για , υπάρχει ένα , τέτοιο ώστε

,κ.ο.κ.

Σχηματίζουμε την ακολουθία χρονικών στιγμών .Προφανώς  για ,ενώ για κάθε  είναι

, για κάθε .                     (2.3.3.c)

Όμως η  είναι φραγμένη, άρα υπάρχει υπακολουθία

για την οποία η  θα συγκλίνει, και μάλιστα (εξ’ορισμού) σε  κά-

ποιο .Δεδομένης της (2.3.3.c) και του ότι η  είναι υπακολουθία

της  , καταλήγουμε σε άτοπο.

Έστω τώρα, ότι δοθέντος του (2.1),υπάρχει μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση ,όπου  μια περιοχή του ,με την  ιδιότητα   στην . Το λήμμα που ακολουθεί περι- γράφει την συμπεριφορά της πάνω στα οριακά σύνολα των φραγμένων λύσεων του (2.1).

Λήμμα 2.3.4 Έστω  μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση

Ορισμένη σε ένα σύνολο , που περιέχει την αρχή. Έστω

ένα κλειστό και φραγμένο σύνολο με την ιδιότητα

για κάθε ,ως προς το σύστημα

(2.1).Υποθέτουμε ότι   για κάθε .Τότε

για κάθε  είναι, και  στο .

Απόδειξη: Έστω , η λύση του (2.1) που ξεκινάει από το

. Έστω  δύο σημεία του.Τότε, υπάρχουν ακολουθίες , με ,  για ,τέτοιες ώστε

και  .

Από την υπόθεση είναι για κάθε .Το  είναι κλειστό και φραγμένο, επομένως  κάθε ακολουθία σημείων του  που συγκλίνει θα συγκλίνει σε ένα σημείο του .Συνεπώς,   άρα και .

Η  είναι συνεχής στο κλειστό και φραγμένο σύνολο , άρα παίρνει

μέγιστο και ελάχιστο σε αυτό. Ακόμα,

στο , και

για κάθε ,

επομένως η είναι μια φθίνουσα και κάτω φραγμένη συνάρτηση πάνω  στην τροχιά της .Συνεπώς, το  υπάρχει, και έστω

. Τότε,

.

Λόγω συνέχειας της  στο , είναι  ,συνεπώς

για κάθε                         (2.3.4.α)

Από το Λήμμα 2.3.3 έχουμε ότι το είναι χρονικά αναλλοίωτο, δηλαδή

ισχύει

για κάθε , άρα και

για κάθε  λόγω της (2.3.4.α)

Συνεπώς , για κάθε  είναι

Επομένως, για κάθε  είναι

, που ήταν και το ζητούμενο.

To θεώρημα που ακολουθεί είναι απόρροια όσων προηγήθηκαν, και αποτελεί μια γενίκευση του θεωρήματος Lyapunov για την περίπτωση της ασυμπτωτικής ευστάθειας.

Θεώρημα 2.3.5 (La’Salle) Έστω  μια συνεχώς

διαφορίσιμη συνάρτηση ορισμένη σε ένα σύνολο , που

περιέχει την αρχή. Έστω  ένα κλειστό και φραγμένο

σύνολο  που περιέχει την αρχή, με

για κάθε  ενώ και

για κάθε ,

ως προς το σύστημα (2.1).Έστω

και  το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνολο

του .Τότε, κάθε λύση του (2.1) που ξεκινάει από το

πλησιάζει το  για (κατά την έννοια που

αναφέρθηκε στο Λήμμα 2.3.3).

Απόδειξη:  Έστω. Τότε, από το προηγούμενο Λήμμα 2.3.4 έχουμε

ότι  και  στο. Έστω

.

Το  είναι το ευρύτερο υποσύνολο του , που είναι χρονικά  αναλλοίωτο. Από το Λήμμα 2.3.3 έχουμε ότι κάθε λύση  του (2.1) με  πλησιάζει το για , που ήταν  και το ζητούμενο.

Πόρισμα 2.3.6 Έστω  σημείο ισορροπίας του (2.1), και

μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση

Ορισμένη σε ένα σύνολο , που περιέχει το  με

στο,,  στην .

Εάν για κάποιο  ισχύει η συνεπαγωγή

(2.3.6.α)

τότε το  είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

Απόδειξη: Έστω

|  περιοχή του

με τα  όπως ορίστηκαν στην απόδειξη του (α) του Θεωρήματος

Lyapunov.Δεδομένου του ότι    στο, έχουμε ότι για

,για κάθε ,

οπότε ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε                    (2.3.6.b)

Επομένως, το  είναι θετικώς χρονικά αναλλοίωτο ως προς το σύστημα (2.1). Θα δείξουμε ότι για κάθε  είναι   για  . Πράγματι, έστω , και έστω  το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνολο του συνόλου . Από το Θεώρημα του La’Salle, η λύση  για  πλησιάζει το .

Έστω . Είναι  στο , ενώ το  είναι και χρονικά αναλλοίωτο. Επομένως,

,

και από την (2.3.6.α) συμπεραίνουμε ότι . Συνεπώς είναι και  για .

Σημείωση 2.3.7 Ο ισχυρισμός για κάποιο  να ισχύει η συνεπαγωγή

σημαίνει ότι η μόνη τροχιά του συστήματος πάνω στην οποία η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov παραμένει 0 για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι η

To επόμενο αποτέλεσμα, για την απόδειξη του οποίου θα βασιστούμε στο Θεώρημα του La’Salle, αποτελεί το (b) μέρος του Θεωρήματος Lyapunov,που δίνει ικανές συνθήκες για ασυμπτωτική ευστάθεια.

Πόρισμα 2.3.8(ασυμπτωτική ευστάθεια) Έστω  μια

συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση που ικανοποιεί τις υποθέσεις

του Θεωρήματος 2.2.2, για το σύστημα (2.1) με επιπλέον

στο.Τότε, το σημείο ισορροπίας

είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

Απόδειξη: Είναι    στο,, άρα και

.

Έστω

|  περιοχή του  ,

με τα  όπως ορίστηκαν στην απόδειξη του (α) του Θεωρήματος

Lyapunov. To  είναι κλειστό και φραγμένο, ενώ δεδομένου του ότι

στο, έχουμε ότι για

,για κάθε ,

οπότε ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε

Από το Θεώρημα La’Salle, κάθε λύση    με  θα πλησιάζει

το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνολο του

που είναι το .

Επομένως, μπορεί να βρεθεί  ώστε

|,

και θα ισχύει η συνεπαγωγή

για .

Παράδειγμα 2.3.9 Θεωρούμε πάλι το σύστημα του απλού εκκρεμούς

παρουσία τριβής

Με συνάρτηση Lyapunov την συνάρτηση ενέργειας του συστήματος έχουμε

Η παράγωγος της  πάνω στις τροχιές του συστήματος δεν είναι αυστηρά αρνητική : από  το Θεώρημα Lyapunov δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ευστάθεια, αλλα όχι ασυμπτωτική ευστάθεια της αρχής. Ορίζοντας το σύνολο  για κάποιο αρκετά μικρό  έχουμε ότι το    είναι κλειστό και φραγμένο, και ότι  θετικώς χρονικά αναλλοίωτο ως προς το σύστημα. Κάθε λύση που ξεκινάει από το για  θα πλησιάζει το ,το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνολο του

.

Έστω μια λύση του συστήματος  η οποία κατά το  χρονικό διάστημα , κινείται στο σύνολο .

Η λύση αυτή θα έχει την μορφή   με  για κάθε . Είναι όμως

,

επομένως, η μόνη λύση του συστήματος που μπορεί να παραμείνει στο

για ένα χρονικό διάστημα ,είναι η λύση ισορροπίας .

Επομένως, για κάθε   ισχύει η συνεπαγωγή

.

Από το Πόρισμα 2.3.6 του Θεωρήματος La’Salle, συμπεραίνουμε, και ότι κάθε λύση του συστήματος που ξεκινάει από το  πλησιάζει το για , συνεπώς  η αρχή είναι ασυμπτωτικά ευσταθής.

## 2.4 Ολική ασυμπτωτική ευστάθεια

Υποθέτουμε, ότι το σύστημα (2.1) έχει ένα σημείο ισορροπίας στο , το οποίο είναι ασυμπτωτικά ευσταθές. Ως περιοχή έλξης (domain of αttra-ction) του σημείου ισορροπίας ορίζουμε το σύνολο

|}.

Η περιοχή έλξης ενός σημείου ισορροπίας γενικά είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί αναλυτικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση στην οποία το σύνολο  είναι όλος ο . Στην περίπτωση αυτή,το σημείο ισορροπίας  καλείται ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές. Πραφανώς, εάν το  είναι ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές,τότε θα είναι και το μοναδικό σημείο ισορροπίας του συστήματος.

Ορισμός 2.4.1 Το σημείο ισορροπίας  του (2.1) καλείται ολικά

ασυμπτωτικά ευσταθές αν είναι ασυμπτωτικά ευσταθές και

για κάθε .

Τα θεωρήματα που ακολουθούν βασίζονται σε όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, και παρέχουν ικανές συνθήκες για ολική

ασυμπτωτική ευστάθεια του σημείου ισορροπίας .

Θεώρημα 2.4.2(ολική ασυμπτωτική ευστάθεια) Έστω   σημείο

ισορροπίας του (2.1).Έστω  μια συνεχώς δια-

φορίσιμη συνάρτηση   για την οποία ισχύει

και  στο      (2.4.2.α)

για                     (2.4.2.b)

στο                                   (2.4.2.c)

Τότε, το  είναι ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο

ισορροπίας.

Απόδειξη:  Θα δείξουμε ότι για κάθε σημείοτου ισχύει

.

Έστω ,. Αν ορίσουμε το σύνολο

|,

από την συνθήκη (2.4.2.b) συμπεραίνουμε ότι υπάρχει

ώστε

|.

Συνεπώς, το είναι κλειστό και φραγμένο, ενώ δεδομένου του ότι   στο , έχουμε ότι για

,για κάθε ,

οπότε ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε

Από το Θεώρημα του La’Salle, κάθε λύση  του (2.1) με  πλησιάζει το | για . Συνεπώς, ισχύει

για ,

άρα και   για .

Θεώρημα 2.4.3 Έστω   σημείο ισορροπίας του (2.1).Έστω

μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση   για την

οποία ισχύει

και  στο     (2.4.3.α)

για                     (2.4.3.b)

στο                                   (2.4.3.c)

Εάν για κάποιο  ισχύει η συνεπαγωγή

(2.4.3.d)

Τότε, το  είναι ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο

ισορροπίας.

Απόδειξη: Θα δείξουμε ότι για κάθε σημείοτου ισχύει

.                                     (2.3.4.e)

Έστω ,. Ορίζουμε το σύνολο

|

Το  είναι κλειστό και φραγμένο, ενώ εάν  τότε και  για κάθε  Από το Πόρισμα 2.3.6 του θεωρήματος  La’Salle, έχουμε ότι

,για κάθε ,άρα η (2.3.4.e) ισχύει. Επομένως, η αρχή είναι ολικά ασυμπτωτικά ευσταθής.

# Κεφάλαιο 3

# Σταθεροποίηση δυναμικών συστημάτων

## 3.1 Περιγραφή και διατύπωση του προβλήματος

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε και θα διατυπώσουμε το πρόβλημα της σταθεροποίησης ενός δυναμικού συστήματος. Στην συνέχεια θα δώσουμε πα- ραδείγματα σταθεροποίησης συστημάτων, πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του βασικού προβλήματος, που είναι η σταθεροποίηση της γωνιακής ταχύ- τητας ενός στερεού σώματος.

Έστω το αυτόνομο σύστημα

(3.1)

όπου , , με ,

όπου το  παριστάνει την m-διάστατη είσοδο του συστήματος. Λαβαίνοντας υπ’όψη ότι πέρα από την ελεύθερη απόκριση του συστήματος που περιγράφεται από την εξίσωση (3.1)  για , μπορούμε να επιρρεάσουμε την συμπεριφορά του καθορίζοντας το διάνυσμα , σκοπός μας είναι να σχεδιάσουμε την είσοδο  ώστε το (3.1) να συμπεριφέρεται με σύμφωνα με κάποιες  συγκεκριμένες προδιαγραφές. Συγκεκριμένα,το πρό- βλημα της σταθεροποίησης ενός συστήματος διατυπώνεται ως εξής :

(χωρίς βλάβη της γενικότητας περιοριζόμαστε σε αυτόνομα συστήματα)

Δοθέντος ενός συστήματος (3.1) το οποίο για  έχει ένα σημείο ισορ- ροπίας στο ,να βρεθεί μια απεικόνιση   ώστε το  να αποτελεί για το κλειστό σύστημα  ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας.

Στην συνέχεια, θα δώσουμε παραδείγματα σταθεροποίησης γραμμικών και

μη-γραμμικών συστημάτων.

## 3.2 Σταθεροποίηση γραμμικών συστημάτων

Έστω ένα αυτόνομο γραμμικό σύστημα

(3.2)

με ένα μοναδικό σημείο ισορροπίας στο .

Ως γνωστόν, το σύστημα (3.2) έχει μοναδικό σημείο ισορροπίας αν και μόνο αν . Από την θεωρία γραμμικών συστημάτων, γνωρίζουμε το παρακάτω αποτέλεσμα.

Προταση 3.1.1 Το σημείο  είναι για το σύστημα (3.2) ένα ολικά

ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας αν και μόνο αν

για κάθε ιδιοτιμή   του πίνακα  ισχύει.

Θεωρούμε τώρα το σύστημα

(3.3)

όπου  και  πίνακες  αντιστοίχα,για το οποίο υποθέτουμε ότι για  έχει ένα ένα σημείο ισορροπίας στο .

Η σταθεροποίηση του (3.3) συνίσταται στην εύρεση μιας γραμμικής σχέσης

(3.4)

όπου  ένας   πίνακας, τέτοιος  ώστε για τις  ιδιοτιμές του πίνακα  να ισχύει . Από την Πρόταση 3.1.1, το    θα είναι για το κλειστό σύστημα

ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας. Η πρόταση που ακολουθεί

απαντάει στο ερώτημα, κατά πόσο υπάρχει μία γραμμική σχέση της μορφής (3.4), που να μεταθέτει τις ιδιοτιμές του κλειστού συστήματος στα επιθυμητά σημεία.

Πρόταση 3.1.2 Έστω ότι το σύστημα (3.3) είναι ελέγξιμο (ισοδύναμα,ο

πίνακας  είναι πλήρους τάξης)  .

Τότε, για οποιεσδήποτε επιθυμητές ιδιοτιμές του κλειστού

συστήματος, υπάρχει πίνακας  που να μεταφέρει τις

ιδιοτιμές του πίνακα στις επιθυμητές θέσεις.

## 3.3 Παραδείγματα σταθεροποίησης μη-γραμμικών

## συστημάτων

Ένα βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων είναι

η ανάλυση με συναρτήσεις Lyapunov. Εάν για μια κατάλληλα επιλεγμέ-

νη συνάρτηση Lyapunov  βρεθεί μια απεικόνιση  ώστε

η απεικόνιση  καθιστά το  ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας για το σύστημα (3.1).Στην συνέχεια δίνουμε παρα- δείγματα σταθεροποίησης συστημάτων με χρήση συναρτήσεων Lyapunov.

Παράδειγμα 3.3.1 Θεωρούμε το σύστημα

(3.3.1.α)

(3.3.1.b)

Σαν συνάρτηση Lyapunov επιλέγουμε την συνάρτηση

.

Η παράγωγος της  πάνω στις τροχιές του συστήματος είναι

Επιλέγοντας   έχουμε ότι

για κάθε

και από το Θεώρημα Lyapunov, το  καθίσταται ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας για το κλειστό σύστημα (3.3.1.α)-(3.3.1.b)

Παράδειγμα 3.3.2 Έστω το σύστημα

(3.3.2.α)

(3.3.2.b)

Θεωρούμε την συνάρτηση Lyapunov

H παράγωγος της πάνω στις τροχιές του συστήματος είναι

Επιλέγοντας  γραμμική ανάδραση , έχουμε  ενώ και το σύστημα παίρνει τη μορφή

(3.3.2.c)

(3.3.2.d)

και από το Θεώρημα του Lyapunov εξάγουμε ότι το  είναι ευσταθές. Ορίζοντας το σύνολο  για κάποιο  έχουμε

ότι το  είναι κλειστό και φραγμένο, και ότι  θετικώς χρονικά αναλλοί- ωτο ως προς το σύστημα (3.3.2.c)-(3.3.2.d). Κάθε λύση που ξεκινάει από το για  θα πλησιάζει το ,το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υπο- σύνολο του

.

Έστω μια λύση  του συστήματος (3.3.2.c)-(3.3.2.d)  με  που παραμένει στο  για ένα χρονικό διάστημα . Για κάθε  θα είναι

Επομένως, η μόνη λυση του συστήματος (3.3.2.c)-(3.3.2.d) που μπορεί να παραμείνει στο για ένα χρονικό διάστημα , είναι η λύση ισορ- ροπίας του συστήματος .Άρα  και από το Θεώρημα La'Salle, κάθε λύση που ξεκινάει από  πλησιάζει το για ,οπότε καταλήγουμε ότι με τον έλεγχο   το  καθίσταται για το σύστημα (3.3.2.α)-(3.3.2.b) ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας.

# Κεφάλαιο 4

# Σταθεροποίηση γωνιακής ταχύτητας στερεού σώματος με

# έναν άξονα συμμετρίας

Στο κεφάλαιο αυτό θα ξεκινήσουμε την μελέτη του βασικού μας  προβλή- ματος, που είναι η σταθεροποίηση της γωνιακής ταχύτητας ενός στερεού σώματος. Συγκεκριμένα, σε αυτό το κεφάλαιο θα δείξουμε ότι η γωνιακή ταχύτητα ενός  στερεού σώματος με έναν άξονα συμμετρίας μπορεί να σταθεροποιηθεί με χρήση μιας ροπής ελέγχου.

## 4.1 Εισαγωγή

Έστω ένα στερεό σώμα και έστω  η γωνιακή ταχύτητα του σώματος ως προς κάθε άξονα. Έστω  οι αντίστοιχες ροπές αδράνειας,

με . Οι εξισώσεις κίνησης του σώματος είναι ένα δυναμικό σύστημα στον  που περιγράφεται ως ακολούθως:

(4.1.α)

όπου  το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας του σώματος,

ένας διαγώνιος πίνακας με στοιχεία ,  ένα διάνυσμα στήλη και  η εφαρμοζόμενη ροπή ελέγχου. Ο πίνακας  έχει την μορφή

(4.1.b)

Όταν το σώμα έχει έναν άξονα συμμετρίας, δύο εκ των  είναι ίσα.

Υποθέτοντας, χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι  ,

οι εξισώσεις κίνησης του σώματος (4.1.α)  παίρνουν την μορφή

(4.2.α)

(4.2.b)

(4.2.c)

όπου  .

Ορισμός 4.1.1 Έστω  μια λεία () συνάρτηση με

. Λέμε ότι το σύστημα ελέγχου

είναι ολικά λεία σταθεροποιήσιμο (globally smoothly stabilι-

zable) εάν υπάρχει μια  συνάρτηση   με

ώστε το  να είναι για το κλειστό σύστημα

ένα ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας. Εάν η

συνάρτηση  μπορεί να επιλεγεί ώστε  για κάθε

τότε το σύστημα καλείται ολικά λεία σταθερο-

ποιήσιμο με θετική ανάδραση.

Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει, θα  δείξουμε ότι το παραπάνω σύστημα  (4.2.α)-(4.2.c) είναι ολικά λεία σταθεροποιήσιμο.Η πρόταση που ακολουθεί

απορρίπτει την περίπτωση το σύστημα να σταθεροποιείται από μια γραμμική σχέση ελέγχου.

Πρόταση 4.1.2 Για το σύστημα (4.2.α)-(4.2.c), δεν υπάρχει γραμμική

σχέση ελέγχου ανάδρασης  που να καθιστά το

ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας για

το κλειστό σύστημα.

Απόδειξη Έστω ότι υπάρχει ένας τέτοιος έλεγχος , .

Το κλειστό σύστημα θα έχει  την μορφή

το σύνολο των  λύσεων του αλγεβρικού συστήματος

είναι το . Επομένως, για κάθε ,

στην σφαίρα  υπάρχουν σημεία ισορροπίας της μορφής

,

Δεδομένου ότι έχουμε υποθέσει ότι το   είναι ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές, καταλήγουμε σε άτοπο.

## 4.2 Το θεώρημα “backstepping”-σταθεροποίηση με θετική

## ανάδραση

Στην παράγραφο αυτή θα αναπτύξουμε δύο βασικά θεωρήματα, τα οποία και θα χρησιμοποιήσουμε στην συνέχεια για να αποδείξουμε ότι το σύστημα των

(4.2.α)-(4.2.c) είναι σταθεροποιήσιμο.Πριν προχωρήσουμε στην διατύπωση και απόδειξη των βασικών θεωρημάτων, θα αναφέρουμε ένα εκ των αντιστρόφων θεωρημάτων Lyapunov [Khalil],που απεδείχθη από τον Massera, και το οποίο και θα επικαλεστούμε στην συνέχεια. Για το υπόλοιπο της εργασίας, ας υιοθετήσουμε τον συμβολισμό .

Θεώρημα 4.2.1 Έστω  ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας

του συστήματος

Έστω  η περιοχή έλξης του σημείου .

Τότε, υπάρχει μία συνεχώς παραγωγίσιμη, θετικά ορισμένη

συνάρτηση  και μια συνεχής, θετικά ορισμένη συνάρ-

τηση , ορισμένες για κάθε , ώστε

για    και

για κάθε

ενώ για κάθε   το σύνολο  είναι

ένα κλειστό και φραγμένο υποσύνολο της .

Εάν , για την   ισχύει επιπλέον

για .

Το θεώρημα που ακολουθεί είναι γνωστό και ως θεώρημα του “backstep- ping” και μπορεί να θεωρηθεί σαν μια γενικευμένη αρχή αναλογικού-διαφο- ρικού (PD) ελέγχου.

Θεώρημα 4.2.2 Έστω ότι το σύστημα

με είναι ολικά λεία σταθεροποιήσιμο. Τότε,

το σύστημα

(4.2.2.α)

(4.2.2.b)

με  είναι επίσης ολικά λεία σταθεροποιήσιμο.

Απόδειξη: Το σύστημα    είναι ολικά λεία σταθεροποιήσιμο. Επο- μένως, υπάρχει μία λεία σχέση ελέγχου ανάδρασης  ώστε το  να είναι για το σύστημα

ένα ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας. Από το αντίστροφο θε- ώρημα Lyapunov, έχουμε ότι θα υπάρχει μια συνεχώς παραγωγίσιμη,θετικά ορισμένη συνάρτηση  ,ορισμένη σε όλο το ,ώστε

για κάθε  και

για .

Για να αποδείξουμε ότι το (4.2.2.α)-(4.2.2.b) είναι σταθεροποιήσιμο,

θεωρούμε την θετικά ορισμένη συνάρτηση

(4.2.2.c)

Υπολογίζουμε την  κατά μήκος των τροχιών του (4.2.2.α)-(4.2.2.b)

Έστω

(4.2.2.d)

προκύπτει ότι

(4.2.2.e)

Eίναι όμως

(4.2.2.f)

όπου  .

Θέτοντας

(4.2.2.g)

η (4.2.2.e) δίνει

και μέσω της (4.2.2.f)

για κάθε

Eπομένως, με την σχέση ελέγχου   που ορίζεται από τις (4.2.2.d),

(4.2.2.g) το  καθίσταται ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές  για το (4.2.2.α)-(4.2.2.b), και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

Έχουμε ήδη δώσει τον ορισμό της σταθεροποίησης ενός συστήματος με θετική ανάδραση. Το θεώρημα που ακολουθεί, θα χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια για να δείξουμε ότι το σύστημα (4.2.α)-(4.2.c) είναι σταθερο- ποιήσιμο με θετική ανάδραση. Για την απόδειξη του θεωρήματος θα κάνουμε χρήση του λήμματος (4.2.3), την απόδειξη του οποίου παραθέτουμε στο παράρτημα.

Λήμμα 4.2.3 Έστω  μια ανοιχτή γειτονιά του   και

μια συνεχής συνάρτηση. Έστω

για κάθε .Τότε υπάρχει μια συνεχής συνάρτηση

με  ώστε  για κάθε  και για κάθε

να είναι     και .

Θεώρημα 4.2.4 Έστω   λείες συναρτήσεις με

και ότι υπάρχει μια ασθενής συνάρτηση Lyapunov  για το

σύστημα

.                            (4.2.4.α)

για την οποία ισχύει επιπλέον για .

Έστω ακόμα ότι για κάθε πλήρη λύση   του

(4.2.4.α) ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε             (4.2.4.b)

Tότε, το σύστημα

(4.2.4.c)

είναι ολικά λεία σταθεροποιήσιμο με θετική ανάδραση.

Απόδειξη: Πρώτα θα αποδείξουμε ότι υπάρχει μια συνάρτηση   με

η οποία σταθεροποιεί το . Πράγματι, ορίζουμε την συνάρτηση  ως οποιαδήποτε λεία συνάρτηση  με

εάν                   (4.2.4.d)

εάν                           (4.2.4.e)

Το σύνολο στο οποίο ισχύει η ανίσωση  είναι ανοιχτό, άρα υπάρχει τέτοια λεία συνάρτηση. Η παράγωγος της συνάρτησης  πάνω στις τροχιές του (4.2.4.c) για   είναι

(4.2.4.f)

Είναι  από τον ορισμό της ασθενούς συνάρτησης  Lyapunov  και   από τον ορισμό του ,άρα .Aπό το ότι  για  έχουμε ότι το σύνολο   είναι κλειστό και φραγμένο για κάθε , ενώ από το ότι  έχουμε ότι κάθε λύση του συστήματος παραμένει φραγμένη για , και άρα για  θα  πλησιάζει το , το  ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνο-   λο του συνόλου

Ισοδύναμα, λόγω της (4.2.4.f),έχουμε

Στα σημεία του συνόλου

είναι  και το σύστημα έχει την μορφή (4.2.4.α)

Από την υπόθεση (4.2.4.b), δεν υπάρχουν λύσεις του συστήματος   που να παραμένουν στο σύνολο  για   εκτός της  . Από το Θεώρημα 2.4.3, το  είναι ένα ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας.

Επομένως, καταλήγουμε ότι οι σχέσεις (4.2.4.d)-(4.2.4.e) ορίζουν μια συνάρ- τηση  με  ώστε το  να είναι για το σύστημα

(4.2.4.g)

ένα ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας. Από το αντίστροφο θεώ- ρημα Lyapunov, ξέρουμε ότι υπάρχει θετικά ορισμένη συνάρτηση Lyapunov   για το (4.2.4.g) ώστε να ικανοποιείται η ανισότητα

, για κάθε

Θέτοντας

(4.2.4.h)

από το Λήμμα 4.2.3 έχουμε ότι υπάρχει λεία και θετική συνάρτηση   ώστε

για κάθε .                              (4.2.4.i)

Από τις (4.2.4.h), (4.2.4.i) συνεπάγεται ότι το , είναι για το σύστημα   (4.2.4.c) με

ένα ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας. Συνεπώς το (4.2.4.c) είναι ολικά λεία σταθεροποιήσιμο με θετική ανάδραση.

## 4.3 Η σταθεροποίηση του συστήματος

Στην παράγραφο αυτή θα δώσουμε την απόδειξη του βασικού αποτε- λέσματος,που αφορά την σταθεροποίηση του (4.2.α)-(4.2.c).

Θεώρημα 4.3.1 To σύστημα (4.2.α)-(4.2.c) είναι λεία ολικά

σταθεροποιήσιμο.

Απόδειξη: Αρχικά, πραγματοποιούμε μια γραμμική αλλαγή συντεταγμένων

στις εξισώσεις (4.2.α)-(4.2.c).

Αρχικά εισάγουμε μεταβλητές

και στην συνέχεια

ο μετασχηματισμός αυτός είναι αντιστρέψιμος αφού η ορίζουσά του είναι

Στην συνέχεια θέτουμε  και .

Οι εξισώσεις παίρνουν την μορφή

(4.3.1.α)

(4.3.1.b)

(4.3.1.c)

Θα δείξουμε ότι το σύστημα (4.3.1.α)-(4.3.1.c) είναι σταθεροποιήσιμο.Αρχικά, θα δείξουμε ότι το σύστημα

(4.3.1.d)

(4.3.1.e)

είναι ολικά λεία σταθεροποιήσιμο. Αυτό θα γίνει ως εξής : θεωρούμε το σύ- στημα

(4.3.1.f)

(4.3.1.g)

Το σύστημα  (4.3.1.f)-(4.3.1.g) είναι της μορφής  με

Μια ασθενής συνάρτηση Lyapunov για το σύστημα    είναι η . Το σύστημα  είναι ένας γραμμικός  ταλαντωτής. Εάν  μια λύση του  συστήματος , τότε ισχύει

Το τελευταίο ισχύει αν  . Aπό τις (4.3.1.f)-(4.3.1.g) για συνεπάγεται ότι και .Επομένως, από το Θεώρημα (4.2.4) το σύστημα (4.3.1.f)-(4.3.1.g) είναι ολικά λεία σταθεροποιήσιμο με κάποια θετική συνάρτηση    με .

Αν λοιπόν το  είναι για το σύστημα

(4.3.1.h)

(4.3.1.i)

ένα ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας, το ίδιο ισχύει και για το σύστημα

(4.3.1.j)

(4.3.2.k)

αφού οι τροχιές των λύσεων των (4.3.1.h)-(4.3.1.i) και (4.3.1.j)-(4.3.2.k) συμπίπτουν, δεδομένου ότι  στο (βλ. και σημείωση που ακολουθεί).Το τελευταίο συνεπάγεται ότι το (4.3.1.d)-(4.3.1.e) είναι ολικά λεία σταθεροποιήσιμο.

Από το θεώρημα “backstepping” συνεπάγεται ότι και το (4.3.1.α)-(4.3.1.c) είναι ολικά λεία σταθεροποιήσιμο,και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

*Σημείωση Ο ισχυρισμός αυτός μπορεί να δειχθεί και με χρήση του Θεωρή- ματος 4.2.1. Πράγματι, αφού το  είναι για το (4.3.1.h)-(4.3.1.i) ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές, υπάρχει μια συνάρτηση Lyapunov   για το (4.3.1.f)-(4.3.1.g), θετικά ορισμένη, που να ικανοποιεί επιπλέον

Αφού όμως  στο  η τελευταία ισοδυναμεί με την ακόλουθη

από την οποία εξάγεται το ότι το  είναι και για το (4.3.1.j)-(4.3.1.k) ένα ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας.

# Κεφάλαιο 5

# Σταθεροποίηση γωνιακής ταχύτητας στερεού σώματος

Στο προυγούμενο κεφάλαιο, δείξαμε ότι η σταθεροποίηση της γωνιακής ταχύτητας ενός στερεού σώματος με έναν άξονα συμμετρίας  μπορεί να επιτευχθεί με χρήση μιας ροπής ελέγχου.Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε το πρόβλημα της σταθεροποίησης της γωνιακής ταχύτητας ενός στερεού σώματος,κατά την μέθοδο που προτάθηκε από τους Outbib και Sallet, η οποία βασίζεται στις ιδιότητες των συστημάτων τύπου Jurdjevic-Quinn.Το πλεονέ- κτημα αυτής τη μεθόδου είναι ότι παρέχει μια ρητή έκφραση της ανάδρασης που σταθεροποιεί το σύστημα.

## 5.1 Συστήματα τύπου Jurdjevic-Quinn

Στην παράγραφο αυτή μελετάμε μια ειδική κατηγορία μη-γραμμικών συστη- μάτων, των οποίων τα δυναμικά είναι γραμμικά ως προς τον έλεγχο. Πριν δώσουμε τον ακριβή ορισμό και την  περιγραφή αυτών των συστημάτων, ας υιοθετήσουμε μερικούς συμβολισμούς που αφορούν την παράγωγο μιας λείας συνάρτησης  κατά μήκος των τροχιών ενός δυναμικού συστή- ματος

(5.1)

Συμβολίζουμε με  την συνάρτηση

όπου                       (5.2)

που, ως γνωστόν, δίνει την χρονική παράγωγο της συνάρτησης  πάνω στις τροχιές του συστήματος . Η (5.1) ορίζει μια συνάρτηση από το

στο , μέσω της οποίας σε κάθε σημείο  αντιστοιχείται ένας πραγ- ματικός αριθμός .Ο αριθμός αυτός δίνει την χρονική παράγωγο της συ- νάρτησης στην θέση  καθώς το σύστημα κινείται πάνω στην τροχιά που περνάει από το . Λόγω του ότι το σύστημα είναι αυτόνομο, η παράγω- γος αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από την θέση .

Με βάση την (5.1) έχουμε επαγωγικά

ή, εάν συμβολίσουμε με  την τροχιά  του (5.1) που περνάει την χρονική στιγμή   από το σημείο ,  έχουμε

Η συνάρτηση  λοιπόν, μας δίνει την -τάξης χρονική παράγωγο της , πάνω στην τροχιά  του συστήματος  , την χρονική

στιγμή .

Έστω   λείες συναρτήσεις .

Ορισμός 5.1.1 Έστω το σύστημα

(5.3)

όπου    είσοδοι ελέγχου και  .

Το  (5.2) καλείται τύπου “Jurdjevic-Quinn” εάν

(i) Υπάρχει μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση

για την οποία  για

και   για .

(ii)  για κάθε

(iii) Το σύνολο

είναι το μονοσύνολο .

Tο σύστημα έχει ένα σημείο ισορροπίας στην αρχή, το οποίο αφορά την ελεύθερη δυναμική του, που περιγράφεται από την εξίσωση (5.2) για   .Για μηδενικές εισόδους, από την συνθήκη (ii) του ορισμού (5.1.1) βλέπουμε ότι το  είναι ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας, γεγονός που μας εξασφαλίζει το ότι οι λύσεις του συστήματος για μηδενικές εισόδους  είναι φραγμένες.

Η σημαντικότερη ιδιότητα των συστημάτων “Jurdjevic-Quinn” περιγράφεται

από την συνθήκη (iii), και βάση αυτής θα γίνει και η σταθεροποίηση του συστήματος. Η συνθήκη (iii) μας εξασφαλίζει γεωμετρικά, ότι αν  μια λύση του συστήματος , το μόνο σημείο για το οποίο ισχύουν ταυτόχρονα οι ιδιότητες

(α)

(b)

είναι το  και συνεπώς η  είναι η μηδενική τροχιά.

Πρόταση 5.1.2 Το κλειστό σύστημα, που ορίζεται από τo σύστημα (5.2) και

Την σχέση ελέγχου ανάδρασης  είναι ολικά

ασυμπτωτικά ευσταθές στην αρχή.

Απόδειξη: Το σύστημα που προκύπτει  από την σχέση ελέγχου

είναι το

Η παράγωγος της συνάρτησης  πάνω στις τροχιές του συστήματος είναι

(5.1.2.α)

και δεδομένου ότι  , είναι ,απομένως από το Θεώρημα 2.2.2 προκύπτει  το  είναι  ευσταθές. Ακόμα, για ,συνεπώς για κάθε σύνολο

υπάρχει ένα  ώστε  .

Λόγω του ότι , κάθε λύση που ξεκινάει από το  παραμένει στο  για κάθε Επομένως, κάθε λύση του (5.2) είναι φραγμένη. Από το Θεώρημα του La’Salle (2.3.5), κάθε λύση του συστήματος  για  πλησιάζει το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνολο  του συνόλου .

Έστω . Θα είναι , και από την (5.1.2.α) έχουμε

και                                        (5.1.2.b)

για κάθε      (5.1.2.c)

Ενώ και

, και

,  για κάθε .

Επομένως, εάν  η λύση του συστήματος που περνάει από το  την χρονική στιγμή  , αυτή υπακούει στον νόμο .

Το  είναι χρονικά αναλλοίωτο, επομένως

για κάθε

Από τις  (5.1.2.b),(5.1.2.c) έχουμε ότι για είναι

και  για κάθε

Συνεπώς, για είναι

και

.

Από την συνθήκη (iii) του Ορισμού 5.1.1 οι δύο τελευταίες σχέσεις συνεπάγο- νται ότι . Συνεπώς , το  είναι “attractor” και για κάθε  η λύση  του (4.2) πλησιάζει το για . Συνεπώς , το  είναι ένα ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας.

## 5.2 Εφαρμογές των συστημάτων “Jurdjervic-Quinn” στην

## σταθεροποίηση στερεού σώματος

Στην παράγραφο αυτή θα δείξουμε πως με την θεωρία που αναπτύξαμε στην παράγραφο 5.1  μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την γωνιακή ταχύτη- τα ενός στερεού σώματος.

Έστω ένα στερεό, που περιστρέφεται γύρω από τους τρείς δοθέντες άξονες. Εάν  οι γωνιακές ταχύτητες περιστροφής  και οι αντίστοιχες ροπές αδράνειας, οι εξισώσεις κίνησης του σώματος (4.1) γράφο- νται αναλυτικά:

(5.2.1)

Περίπτωση 1

Υποθέτουμε ότι  . Στην περίπτωση αυτή θέτουμε

Το σύστημα έχει τη μορφή

όπου

Πρόταση 5.2.1 Αν   , τότε, ορίζοντας

σαν συνάρτηση Lyapunov, το σύστημα (5.2.1) είναι τύπου

“Jurdjervic-Quinn” και σταθεροποιείται από την σχέση

ελέγχου  .

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε τις συνθήκες του Ορισμού 5.1.1

(i) Προφανώς  για  ενώ  και

.

(ii) Επιπλέον  . Πράγματι,

Επομένως, και άρα ισχύει η συνθήκη (ii) του Ορισμού 5.1.1

(iii) Για την τελευταία συνθήκη, αρκεί να δείξουμε ότι

Πράγματι,έχουμε

(5.2.2)

(5.2.3)

(5.2.4)

Αν μία τουλάχιστον εκ των  είναι , τότε, από  την (5.2.3)  θα είναι

και μία ακόμα, και από την (5.2.2) και η τρίτη. Επομένως, είναι αρκετό να δείξουμε ότι οι τρεις τελευταίες σχέσεις συνεπάγονται ότι τουλάχιστον μία εκ των  είναι .

Από τις  (5.2.2) (5.2.3) (5.2.4) προκύπτει ότι τα διανύσματα

είναι κάθετα στο .Συνεπώς

Δεδομένου ότι    είναι ,, και η τελευταία δίνει

ή

ή

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, δύο εκ των μεταβλητών  είναι  και από την (5.2.2) συμπεραίνουμε ότι και η η τρίτη θα είναι .

Στην τρίτη περίπτωση, είναι  . Η (5.2.3) δίνει

Η τελευταία, σε συνδυασμό με την (5.2.2) δίνει

ή

Σε κάθε περίπτωση, μία τουλάχιστον εκ των  είναι , άρα και οι υπόλοιπες. Το σύστημα επομενως είναι τύπου “Jurdjervic-Quinn” και άρα

η πρόταση 5.1.2 βεβαιώνει πως  σταθεροποιείται από τον έλεγχο .

Σημείωση(1)  Παρατηρούμε ότι , επομένως  η συνάρτηση   παραμένει σταθερή πάνω στις τροχιές του συστήματος για μηδενικές εισόδους γεγονός  που αναμενόταν. Το σύστημα είναι συντηρητικό, δηλαδή η   (κινητική ενέργεια του συστήματος) δεν μεταβάλλεται κατά την κίνησή του. Ο ρόλος του ελέγχου  είναι να προσθέσει έναν όρο «τριβής» στην δυναμική του συστήματος, που θα οδηγεί σε μείωση της κινητικής ενέργειας με την πάροδο του χρονου.

Σημείωση(2) Με εφαρμογή του ελέγχου   το σύστημα παίρνει τη μορφή

Εάν ,το κλειστό σύστημα δέχεται σαν σημεία ισορροπίας όλα τα σημεία  και η αρχή δεν είναι ασυμπτωτικά ευσταθής.

Στην περίπτωση που είχαμε 2 ή 3 εισόδους ελέγχου (ροπές) διαθέσιμες, τα αποτελέσματα θα λαμβάνονταν από τους ίδιους υπολογισμούς.

Περίπτωση 2 (συμμετρία ως προς άξονα)

Στην προηγούμενη περίπτωση δείξαμε πως, μέσω της θεωρίας που  αναπτύ χθηκε στην παράγραφο (5.1), πραγματοποιείται η σταθεροποίηση ενός μη συμμετρικού συστήματος, με την έννοια του ότι οι ροπές αδράνειας του περιστρεφόμενου σώματος είναι διαφορετικές ως προς κάθε άξονα. Στην συνέχεια θα υποθέσουμε ότι δύο εκ των  είναι ίσα. Η σταθεροποίηση θα γίνει με την ίδια μέθοδο.

Έστω

(5.2.5)

Το σύστημα παίρνει την μορφή

(5.2.6)

Πρόταση 5.2.2 Έστω ότι ισχύει η (5.2.5).Τότε ορίζοντας

όπου

(5.2.2.α)

το (5.2.6) είναι τύπου “Jurdjevic-Quinn” και επομένως

σταθεροποιείται από τον έλεγχο  .

Aπόδειξη: Είναι    και επομένως ,

και η   είναι μια κατάλληλη συνάρτηση Lyapunov.

Είναι  οπότε αρκεί να δείξουμε ότι

Έχουμε τις σχέσεις

(5.2.7)

(5.2.8)

(5.2.9)

Θα αποδείξουμε ότι από τις  (5.2.7), (5.2.8), (5.2.9) συνεπάγεται .

Έστω .Επειδή

(5.2.10)

από τις (4.2.8), (4.2.9) έχουμε ότι

ή

Η πρώτη δίνει, σε συνδυασμό με την (5.2.7) δίνει  (άτοπο).

Η δεύτερη, με την υπόθεση ότι  δίνει .Τότε,

από την (5.2.7) παίρνουμε ότι

Όμως

(5.2.11)

επομένως και πάλι .Καταλήγουμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι . Στην συνέχεια δείχνουμε ότι . Η (5.2.7), με  δίνει

Η παράσταση εντός της αγκύλης γράφεται

και δεδομένου ότι

(5.2.12)

η παράσταση  είναι θετική. Επομένως, από την (5.2.7) έχουμε ότι .Δείξαμε ότι από τις (5.2.7), (5.2.8), (5.2.9)  συνεπάγεται ,και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

Σημείωση Από τις σχέσεις (5.2.10),(5.2.11),(5.2.12) φαίνεται ότι το πολυώνυμο  δεν είναι απαραίτητο να έχει την μορφή (5.2.2.α). Οποιαδήποτε συνεχώς διαφορίσιμη  συνάρτηση  με

, και

θα έδινε τα ίδια αποτελέσματα.

Εφαρμογή 5.2.3 Έστω το σύστημα

(5.2.13.α)

(5.2.13.b)

(5.2.13.c)

Για την σταθεροποίηση του, αρχικά θέτουμε  και θεωρούμε το σύστημα

(5.2.14.α)

(5.2.14.b)

(5.2.14.c)

Ορίζοντας   το σύστημα (5.2.14.α)-(5.2.14.c)

γίνεται τύπου “Jurdjevic-Quinn”.Πράγματι, είναι   και

(5.2.15)

(5.2.16)

(5.2.17)

(5.2.18)

Οι τέσσερις τελευταίες σχέσεις συνεπάγονται ότι  . Επομένως

το σύστημα (5.2.14.α)-(5.2.14.c) είναι τύπου “Jurdjervic-Quinn” και σταθεροποιείται με τον νόμο

# Παράρτημα

## Απόδειξη του λήμματος 4.2.3

Έστω  . Θα κατασκευάσουμε μία λεία  τέτοια ώστε

για κάθε  και κάθε . Στην συνέχεια θα δείξουμε ότι υπάρχει μια λεία συνάρτηση  ώστε  για,,

και  λεία στο . Τότε, η συνάρτηση  θα είναι η ζητούμενη συνάρτηση.

Έστω  μια ακολουθία κλειστών και φραγμένων υποσυνόλων του ώστε

α)τα  να αποτελούν μία κάλυψη του .

β)το σύνολο  είναι πεπερασμένο για κάθε .

Εφ’όσον το σύνολο στο οποίο  είναι ανοιχτό και  για κάθε ,για κάθε  υπάρχει ένας θετικός αριθμός  ώστε

για  και . Για κάθε  επιλέγουμε μια λεία, μη-αρνητική συνάρτηση  , με στήριγμα supp=, τέτοια ώστε

για κάθε .Τέλος, ορίζουμε

Η σειρά  συγκλίνει σε κάθε : Από τον ορισμό των  και των συναρτήσεων  , για κάθε , η σειρά   έχει μόνο ένα πεπερασμένο πλήθος μη-μηδενικών όρων. Και αφού    λείες , και η

θα είναι λεία. Ακόμα, για   είναι και

οπότε για την  ισχύουν τα 1 και 2.

Στην συνέχεια, θα κατασκευάσουμε την  όπως περιγράφηκε νωρίτερα.

Έστω  ώστε ,  και  ακέραιος τέτοιος ώστε .

Για  , έστω  ο συμπαγής δακτύλιος  και έστω

μια λεία συνάρτηση  με  αν και μόνο αν . Το στήριγμα της  είναι ακριβώς το.Έστω  ώστε η  είναι μια συνάρτηση με συμπαγές στήριγμα στον . Έστω   το supremum  της συνάρτησης    και των μερικών παράγώγων της  μέχρι τάξης   ληφθέν σε όλο το  η, ισοδύναμα στον . Ομοίως, έστω   το supremum  της συνάρτησης    και των μερικών παράγώγων της  μέχρι τάξης   ληφθέν σε όλο το .Έστω .Έστω

Παρατηρούμε ότι εάν  ένας θετικός ακέραιος ,για τους όρους της σειράς με   όλες οι μερικές παράγωγοι τάξης  του οστού όρου είναι φραγ- μένες από το  , αφού . Οπότε η σειρά συγκλίνει ομοιόμορφα, καθώς και οι αντίστοιχες  σειρές  που αντιπροσωπεύουν τις  μερικές  παραγώ- γους  της , και το όριο είναι μια λεία συνάρτηση στον .Ακόμα, αφού , η συνάρτηση   ικανοποιεί  για κάθε . Προφα- νώς,  αν και μόνο αν .Η συνάρτηση  δίνεται από

Αφού ,παρατηρούμε ότι εάν  ένας θετικός ακέραιος ,για τους όρους της σειράς με   όλες οι μερικές παράγωγοι τάξης  του οστού όρου είναι φραγμένες από το  . Οπότε η σειρά συγκλίνει ομοιόμορφα, κα- θώς και οι αντίστοιχες  σειρές  που αντιπροσωπεύουν τις  μερικές  παραγώ- γους  της , και το όριο είναι μια λεία συνάρτηση στον .Οπότε η συνάρτηση  είναι λεία στον .Ακόμα,  μηδενίζεται στο  αφού το ίδιο ισχύει για κάθε όρο.

Για να ολοκληρώσουμε την απόδειξη, θεωρούμε μια συνάρτηση

τέτοια ώστε  για  και  σε μια γειτονιά του .

Θέτοντας   η  ικανοποιεί όλες τις επιθυμητές απαιτήσεις.

# Βιβλιογραφία

[1] V.I.Arnold,Ordinary Differential Equations,Springer-Verlag,Berlin Heidelberg, 1992.

[2] F.Brauer and J.A.Nohel, The Qualitative Theory of Ordinary Differential Equations, An Introduction. Dover Publications,1989.

[3] A.Browder, Mathematical Analysis, Springer-Verlag, New York,1996.

[4] C.T.Chen, Linear Systems Theory and Design, Holt, Rinehart and Winston, New York,1984.

[5] H.K.Khalil, Nonlinear Systems, Prentice Hall,2002.

[6] S.S.Sastry,Nonlinear Systems, Analysis, Stability, and Control. Springer-Verlag, New York,1999.

[7] J.J.Slotine and W.Li, Applied Nonlinear Control, Pearson US Imports & Phipes,1990.

[8] R.Outbib and G.Sallet, Stabilizability of the angular velocity of a rigid body revisited. Systems and Control Letters 18,1992,p.93-98.

[9] E.D.Sonntag, Mathematical Control Theory: Deterministic Finite Dimentional Systems. Springer-Verlag,New York,1998.

[10] E.D.Sonntag and H.J.Sussman, Further comments on the stabilizability of the angular velocity of a rigid body. Systems and Control Letters 12,1988, p.213-217.

# Text boxes

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

χο

χο