ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ      ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Επιβλέπων καθηγητής : Γ. Καμπουράκης

Σχολή Hλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής

Σπουδαστής : Kολεύρης Παναγιώτης

Σχολή Hλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Κατεύθυνση Πληροφορικής

Α.Μ : 3088136

Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	6

ΜΕΡΟΣ I : ΘΕΩΡΙΑ	8

1	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ	9

1.1	Γενικά περί καταληπτότητας σε αίθουσες ακροατηρίου	10

1.2	Θεμελιώδεις ορισμοί και φαινόμενα στην ακουστική	11

1.2.1	Ηχητική πίεση και στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL)	11

1.2.2	Αντήχηση, ρυθμός πτώσης και χρόνος αντήχησης	13

1.2.3	Θεωρητική  πρόβλεψη του χρόνου αντήχησης	17

1.2.3.1	Ηχοαπορροφητικά υλικά	17

1.2.3.2	Μέθοδοι πρόβλεψης του χρόνου αντήχησης	21

1.2.4	Εξαγωγή ακουστικών παραμέτρων με βάση τη   παλμική απόκριση	30

1.2.4.1	Δυσκολίες στον υπολογισμό των ακουστικών παραμέτρων	30

1.2.4.2	Εκτίμηση του χρόνου αντήχησης	33

1.2.4.3	Καμπύλη Schroeder	34

1.2.4.4	Υπολογισμός ακουστικών παραμέτρων αντήχησης	37

1.2.4.5	Υπολογισμός ακουστικών παραμέτρων ενέργειας	39

1.2.4.6	Υπολογισμός ακουστικών παραμέτρων καταληπτότητας	41

1.2.4.7	Άλλες ακουστικές παράμετροι	44

2	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	48

2.1	ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ  ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ	48

2.2	ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΤΩΣΗΣ	54

3	ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	56

3.1	Εξοπλισμός μετρήσεων	56

3.2	ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	59

3.3	ΤΡΟΠΟΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	60

3.3.1	Κάνοντας χρήση PC, κάρτας ήχου και ηλεκτροακουστικού  εξοπλισμού	60

3.3.1.1	Αναφορά στα προγράμματα ακουστικής	62

3.3.2	Κάνοντας χρήση γεννήτριας σημάτων διέγερσης, φορητού ψηφιακού κασετοφώνου και ηλεκτροακουστικού εξοπλισμού	81

3.3.3	Κάνοντας χρήση ενός RTA (Real Time Analyser) και ηλεκτροακουστικού εξοπλισμού	84

4	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ	86

4.1	Προϋποθέσεις για καλή καταληπτότητα στον ακουστικό σχεδιασμό	87

4.1.1	Η σημασία του σηματοθορυβικού λόγου στην αύξηση της     καταληπτότητας	89

5	ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ EΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ EASE/ΕΑRS/AURA	92

ΜΕΡΟΣ II : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	101

6	ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	102

ΓΡΑΦΕΙΟ 1	105

Σύντομη περιγραφή του χώρου	105

Διεξαγωγή μετρήσεων	108

Θόρυβος περιβάλλοντος	109

Εξαγωγή αποτελεσμάτων	110

Συμπεράσματα	115

Προτάσεις	116

ΓΡΑΦΕΙΟ 2	116

Σύντομη περιγραφή του χώρου	116

Διεξαγωγή μετρήσεων	118

Θόρυβος περιβάλλοντος	119

Εξαγωγή αποτελεσμάτων	120

Συμπεράσματα	122

Προτάσεις	124

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1	124

Περιγραφή του χώρου	124

Διεξαγωγή των μετρήσεων	126

Θόρυβος περιβάλλοντος	127

Εξαγωγή αποτελεσμάτων	128

Συμπεράσματα	130

Μοντελοποίηση της αίθουσας με τη χρήση του EASE	132

Προτάσεις	152

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2	154

Περιγραφή του χώρου	154

Διεξαγωγή των μετρήσεων	156

Θόρυβος περιβάλλοντος	156

Εξαγωγή αποτελεσμάτων	157

Συμπεράσματα	158

Μοντελοποίηση της αίθουσας με τη χρήση του EASE	161

Προτάσεις	173

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1	175

Περιγραφή του χώρου	175

Διεξαγωγή των μετρήσεων	178

Θόρυβος περιβάλλοντος	179

Εξαγωγή αποτελεσμάτων	179

Συμπεράσματα	180

Μοντελοποίηση του αμφιθεάτρου με τη χρήση του EASE	182

Προτάσεις	198

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 2	199

Περιγραφή του χώρου	199

Διεξαγωγή των μετρήσεων	202

Θόρυβος περιβάλλοντος	202

Εξαγωγή αποτελεσμάτων	204

Συμπεράσματα	205

Μοντελοποίηση του αμφιθεάτρου με τη χρήση του EASE	208

Προτάσεις	222

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	222

Περιγραφή	222

Διάδρομοι Α	225

Διάδρομος Β	238

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	243

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η πραγματοποίηση μετρήσεων ακουστικής με βάση κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες και καθιερωμένες μεθοδολογίες του χώρου, και η επακόλουθη ανάλυση και επεξεργασία τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με εξειδικευμένο λογισμικό με στόχο την αξιολόγηση της ακουστικής ποιότητας του μετρηθέντος χώρου σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο αυτός έχει σχεδιαστεί. Μία από τις πιο σημαντικές ακουστικές ιδιότητες ενός χώρου η οποία αξιολογείται από τις μετρήσεις αυτές και που κατά κύριο λόγο μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε είναι η καταληπτότητα (speech intelligibility), η οποία βρίσκεται σε συνάρτηση με άλλα ακουστικά μεγέθη όπως ο χρόνος αντήχησης, αλλά και εξωγενείς παράγοντες όπως ο θόρυβος στο χώρο μέτρησης, και η οποία εκφράζεται μαθηματικά με συγκεκριμένους δείκτες. Οι δείκτες αυτοί εξάγονται από μαθηματικούς υπολογισμούς πάνω στην παλμική απόκριση (impulse response) του υπό εξέταση ακουστικού συστήματος - χώρου, και η οποία αποκτάται μέσω των μετρήσεων. Επιπλέον, πραγματοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις, σχεδιαστική μοντελοποίηση των μετρηθέντων χώρων και εξομοίωση της ακουστικής τους - με ειδικό λογισμικό στον υπολογιστή - για σύγκριση των θεωρητικά αναμενόμενων με τα πραγματικά αποτελέσματα των μετρήσεων, καθώς και για εμπλουτισμό της ανάλυσης με συμπληρωματικά στοιχεία ή με συνθήκες μέτρησης που θα είχε πρακτικό ενδιαφέρον να μάθουμε τα αποτελέσματα τους.

Οι χώροι στους οποίους έγιναν οι μετρήσεις είναι γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα και κάποιοι άλλοι ακουστικά ενδιαφέροντες χώροι στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (ειδικότερα στο κτίριο Ηλεκτρολόγων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και στο Αμφιθέατρο Χημικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών) οι οποίοι είναι σε κάποιο βαθμό αντιπροσωπευτικά δείγματα για ένα μεγάλο πλήθος ανάλογων περιπτώσεων στο ίδιο ή και σε κάποια άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως προέκυψε από προηγούμενη καταγραφή που πραγματοποιήθηκε.

Στο πρώτο μέρος της διπλωματικής, αρχικά επιχειρείται μία όσο το δυνατό - στα πλαίσια μιάς διπλωματικής εργασίας - λεπτομερέστερη θεωρητική εισαγωγή σε έννοιες, όρους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ακουστική αλλά και μία συνοπτική περιγραφή του συνόλου του λογισμικού στο οποίο βασίστηκε η ακουστική ανάλυση έτσι ώστε η περιγραφή της διαδικασίας των μετρήσεων και η παράθεση και ανάλυση των εξαγομένων αποτελεσμάτων που ακολουθεί στο δεύτερο μέρος, να γίνει από τον αναγνώστη όσο το δυνατόν πληρέστερα κατανοητή. Να συμπληρωθεί ότι στο δεύτερο μέρος και για κάθε χώρο που μετρήθηκε ξεχωριστά, προτείνονται τρόποι για την αντιμετώπιση των ακουστικών λαθών ή ελλείψεων που πιθανώς εμφανίστηκαν να υπάρχουν σ’αυτούς, με βάση την ακουστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε.

# ΜΕΡΟΣ I : ΘΕΩΡΙΑ

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

Η καλή ακουστική είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας πλειάδας χώρων, που έχουν να κάνουν με σημαντικές δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής, όπως η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία, χώρων που σχετίζονται με ειδικότερους επαγγελματικούς τομείς, όπως η παραγωγή μουσικής αλλά και γενικότερα σε χώρους όπου ο σχεδιασμός τους έχει δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Ως ακουστική μπορούμε να ορίσουμε την επιστήμη που σαν αντικείμενό της έχει την μελέτη των φαινομένων που αφορούν τη διάδοση του ήχου σ’ ένα χώρο, σε σχέση με τη διαμόρφωση ενός επιθυμητού ηχητικού περιβάλλοντος. Επειδή θέλοντας και μη ο ήχος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας - και είναι πλέον γνωστές οι επιρροές που έχει στη διαμόρφωση της ψυχολογικής αλλά και σωματικής μας κατάστασης - η επίτευξη ενός ακουστικά σωστού περιβάλλοντος με όλες τις παραμέτρους που αυτό μπορεί να συνεπάγεται - όπως για παράδειγμα ο μειωμένος θόρυβος - είναι βέβαιο ότι διαμορφώνει κατ’ επέκταση θετικά και τη ποιότητα της ζωής μας.

Εξειδικευμένοι χώροι στους οποίους ο βέλτιστος  ακουστικός σχεδιασμός παίζει καθοριστικό ρόλο είναι αίθουσες ομιλιών και διαλέξεων, αίθουσες διδασκαλίας σε σχολεία, πανεπιστήμια, ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκκλησίες ή άλλοι πνευματικοί χώροι, θέατρα υπαίθρια ή κλειστά, κινηματογράφοι, χώροι μουσικών δρώμενων - συναυλιών, κονσέρτων συμφωνικής μουσικής, μουσικών παραστάσεων ή γενικά χώροι όπου εμφανίζεται ζωντανή ορχήστρα -   συνεδριακά κέντρα, γενικότεροι χώροι όπου πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής, όπως για παράδειγμα καφετέριες ή νυχτερινά κέντρα διασκέδασης χορευτικής μουσικής, στούντιο ηχογραφήσεων ή στούντιο εκπομπής τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών εκπομπών και αρκετοί άλλοι.

Στους παραπάνω χώρους, όπως γίνεται αντιληπτό, δύο είναι κυρίως τα αντικείμενα με τα οποία ένας ακουστικός μηχανικός θα χρειαστεί να έλθει σε επαφή για να βελτιώσει την ποιότητα τους : η ομιλία και η μουσική. Υπάρχουν χώροι οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για ομιλία και χώροι οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για μουσική (ή και για μερικά μόνο είδη μουσικής), καθώς και χώροι εναλλακτικής χρήσης (ομιλία ή μουσική) ή ακόμη και χώροι πολλαπλών χρήσεων. Άλλα θα πρέπει να είναι τα κριτήρια με τα οποία σχεδιάζεται ή διαμορφώνεται ένας χώρος όταν προορίζεται για τη μία ή την άλλη χρήση, και ακόμη πιο δύσκολη η δουλειά του σχεδιαστή όταν ο χώρος πρέπει να συνδυάζει διάφορες χρήσεις. Το ποιά είναι τα κριτήρια αυτά το καθορίζουν βασικά τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά καθενός αντικειμένου και το πώς αυτό συμπεριφέρεται κατά τη διάδοσή του στο χώρο. Στη παρούσα διπλωματική ο τομέας ενδιαφέροντος μας είναι η ομιλία, και ειδικότερα οι χώροι που έχουν σχεδιαστεί γι’αυτό το σκοπό σ’ ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.

## Γενικά περί καταληπτότητας σε αίθουσες ακροατηρίου

Το βασικό κριτήριο με το οποίο θα πρέπει να γίνεται ο σχεδιασμός χώρων που προορίζονται για ομιλία είναι η ευκρίνεια και η καθαρότητα στην διάδοση του ήχου-ανθρώπινης φωνής μέσα σ’ αυτούς. Ένας ακροατής σ’ έναν τέτοιο χώρο θα πρέπει σε οποιαδήποτε θέση του χώρου αυτού κι αν βρίσκεται να έχει ξεκάθαρη αντίληψη των λόγων του ομιλητή. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τέτοιους χώρους μέσα σ’ ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου εκεί οι αναφορές σε ειδικές ορολογίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνονται κατανοητές από τους ακροατές-σπουδαστές, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι ομιλητές δεν διαθέτουν καλή άρθρωση, τότε μπορούμε να πούμε ότι οι ακουστικές συνθήκες όσο αφορά την ευκρίνεια λόγου πρέπει να είναι οι ιδανικές.

Μιλώντας λοιπόν με ακουστικούς όρους θα λέγαμε ότι ένας τέτοιος χώρος πρέπει να διαθέτει καλή καταληπτότητα. Οι εκφερόμενες από έναν ομιλητή λέξεις αποτελούνται από σύμφωνα και φωνήεντα. Τα σύμφωνα έχουν υψηλή συχνότητα,  πολύ μικρή χρονική διάρκεια και περιορισμένη ηχητική ισχύ σε σχέση με τα φωνήεντα που έχουν πιο χαμηλή συχνότητα, μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και μεγαλύτερη ηχητική ισχύ. Η πλήρης και από κοινού αναγνώριση τους στον ήχο της ομιλίας από το ανθρώπινο αυτί, συνεπάγεται καλή αντίληψη του λόγου, άρα καλή καταληπτότητα. Η αντίληψη αυτή, με τη σειρά της επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο υψηλός χρόνος αντήχησης ή ο θόρυβος – έννοιες που θα εξηγηθούν πλήρως στη συνέχεια. Η καταληπτότητα επίσης έχει να κάνει με φυσικά χαρακτηριστικά της ομιλίας όπως η  ισχύς και το ποιοί παράγοντες και πως συμβάλλουν στην εξασθένηση της μέσα σ’ ένα χώρο. Τέτοιοι παράγοντες είναι για παράδειγμα η απόσταση της θέσης που βρίσκεται ο ακροατής από τον ομιλητή, τα κατευθυντικά χαρακτηριστικά του ήχου του ομιλητή κτλ.

Η καταληπτότητα της ομιλίας είναι και υποκειμενικό μέγεθος, αλλά υπάρχουν δείκτες που ποσοτικοποιούν αυτή τη παράμετρο και την προσδιορίζουν αντικειμενικά σε κάθε θέση μίας αίθουσας, μέσω συγκεκριμένης μεθόδου. Προτού προχωρήσουμε όμως στους τρόπους ποσοτικού ορισμού της καταληπτότητας και πλήρους ανάλυσης της, είναι σκόπιμο να εξηγήσουμε θεμελιώδεις έννοιες και φαινόμενα της ακουστικής και της διάδοσης του ήχου γενικότερα,  που θα μας βοηθήσουν στην περαιτέρω κατανόηση του αντικειμένου.

## Θεμελιώδεις ορισμοί και φαινόμενα στην ακουστική

### Ηχητική πίεση και στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL)

Η συμπεριφορά του ήχου κατά τη διάδοσή του σε κλειστούς χώρους είναι αρκετά πολύπλοκη και κατά την εξέλιξή της συμβαίνουν διάφορα φαινόμενα (εικ 1.1). Σε τέτοιους χώρους η παρουσία ηχητικών κυμάτων συμβάλλει στην δημιουργία του επονομαζόμενου  ηχητικού πεδίου (sound field).

Το ηχητικό πεδίο προσδιορίζεται από μία χωρική και χρονική κατανομή ενός χαρακτηριστικού μεγέθους του, όπως π.χ η ηχητική πίεση. Έτσι ορίζουμε :

- Ηχητική πίεση(sound pressure) p σ’ένα σημείο του ηχητικού πεδίου είναι η διαφορά της στατικής πίεσης του μέσου (διάδοσης των ηχητικών κυμάτων), από την ολική πίεση που υπάρχει στο σημείο αυτό. Μονάδα μέτρησης της είναι το πασκάλ (Pa ).

Η ηχητική πίεση είναι η κυμαινόμενη συνιστώσα της πίεσης στο υπόψη σημείο και οφείλεται αποκλειστικά στην ύπαρξη ηχητικών κυμάτων.

Εικόνα 1-1 Συμπεριφορά του ήχου σε κλειστούς χώρους: 1) απευθείας ήχος 2) ηχοανάκλαση 3) ηχοαπορρόφηση 4) ηχοδιάχυση 5) ηχοπερίθλαση 6) ηχοδιάδοση 7) διασπορά του ήχου μέσα στη κατασκευή 8) ηχοδιάδοση μέσα στη κατασκευή. Εδώ ο ήχος αντιμετωπίζεται από τη πλευρά της γεωμετρικής ακουστικής.

Η μέτρηση της ηχητικής πίεσης με τις μεγάλες διακυμάνσεις της μονάδας μέτρησης και η ανομοιομορφία της αντίδρασης του ανθρώπινου αυτιού στη πίεση σε σχέση με την ένταση, οδήγησαν στο γεγονός τελικά αυτή να μετριέται σε λογαριθμική κλίμακα που ονομάζεται ντεσιμπέλ, προς τιμήν του Graham Bell (dB, deci = ένα δέκατο του Bell ). Έτσι λοιπόν ορίζεται

- Στάθμη ηχητικής πίεσης (sound pressure level, SPL) είναι το μέγεθος το οποίο ορίζεται ως:

SPL = 20 log10

όπου p η ενεργός τιμή της ηχητικής πίεσης και p0  η ηχητική πίεση αναφοράς, πού για τον αέρα ως μέσο διάδοσης των ηχητικών κυμάτων, είναι p0 = 20 μPa. Mονάδα μέτρησης είναι το ντεσιμπέλ (db).

Να σημειωθεί, ότι όπως προκύπτει και από τον ορισμό, 0 db SPL δεν συνεπάγεται ανυπαρξία ήχου, αλλά το κατώφλι ακουστότητας, δηλαδή τη μικρότερη μεταβολή στην ηχητική πίεση που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί (20 μPa). Είναι φανερό ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης καταγράφει μεταβολές σε σχέση με την πίεση αναφοράς και ταιριάζει απόλυτα με την υποκειμενική εκτίμηση του ήχου από το ανθρώπινο αυτί που κι αυτό λειτουργεί λογαριθμικά.

### Αντήχηση, ρυθμός πτώσης και χρόνος αντήχησης

Το ηχητικό πεδίο δημιουργείται όταν διεγείρεται ο χώρος από ένα ηχητικό σήμα που εκπέμπεται από μία ανάλογη πηγή. Π.χ ένας άνθρωπος φωνάζει ή χτυπάει με τα χέρια του παλαμάκια, ένα ηχείο παίζει μουσική, το κουδούνι του τηλεφώνου χτυπάει. Όλοι λίγο ή πολύ γνωρίζουμε ότι το τέλος της εκπομπής του ήχου από τη «πηγή» αυτή, δεν ακολουθεί η άμεση παύση του ήχου, αλλά μία ηχητική «ουρά» κυμαινόμενης κατά περίπτωση χρονικής διάρκειας ( maximum μερικών δευτερολέπτων ),και παρεμφερούς ηχητικής ταυτότητας με το κύριο άκουσμα, η οποία εξασθενεί σταδιακά μέχρι να σταματήσει εντελώς. Αυτή είναι μία απλοϊκή περιγραφή του φαινομένου της αντήχησης. Πιό συγκεκριμένα:

- Αντήχηση (reverberation) είναι το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο το ηχητικό πεδίο μέσα σ’ ένα ολικά η μερικά κλειστό χώρο, συνεχίζει να υπάρχει και μετά το σταμάτημα της ηχητικής πηγής που το δημιούργησε. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των πολλαπλών ανακλάσεων του ήχου που λαμβάνουν χώρα στις περατωτικές επιφάνειες του χώρου (τοίχοι, δάπεδο ,οροφή και γενικά οποιεσδήποτε επιφάνειες περικλείουν το χώρο αυτόν).

Το φαινόμενο της αντήχησης – γνωστό και ως «βάθος» - είναι ένα  εύκολα αναγνωρίσιμο φαινόμενο ακόμη και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και ιδιαίτερη  τριβή με την ακουστική, και αποτελεί όπως γίνεται αντιληπτό την γενεσιουργό αιτία για την ανάπτυξη της επιστήμης αυτής. Το μέγεθος του φαινομένου είναι συνήθως αντιστρόφως ανάλογο με την ποιότητα της ακουστικής ενός χώρου.

Όσο περισσότερες είναι οι ανακλάσεις του ήχου στις περατωτικές επιφάνειες, τόσο περισσότερο διατηρείται το πεδίο μετά το σταμάτημα της ηχητικής πηγής. Απ’ την άλλη μεριά, όσο περισσότερο ηχοαπορροφητικές είναι αυτές ο επιφάνειες, τόσο περισσότερη ενέργεια από τα προσπίπτοντα σ’αυτές ηχητικά κύματα απορροφάται στον ίδιο χρόνο, άρα τόσο πιο σύντομα σταματάει να υφίσταται το φαινόμενο της αντήχησης. Για την ηχοανάκλαση και την ηχοαπορρόφηση θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο. Ο ρυθμός όμως με τον οποίο εξασθενεί αυτή η ηχητική ενέργεια  μετά το σταμάτημα της ηχητικής πηγής ονομάζεται ρυθμός πτώσης και ορίζεται ως εξής:

- Ρυθμός πτώσης (decay rate) d σε ορισμένο σημείο του αντηχητικού πεδίου στην περίπτωση του αερόφερτου ήχου και σε ορισμένη συχνότητα, είναι ο ρυθμός με τον οποίο ελαττώνεται η στάθμη ηχητικής πίεσης, ξεκινώντας απ’ τη σταθερή κατάσταση αφού διακοπεί η λειτουργία της ηχητικής πηγής. Μονάδα μέτρησης είναι το ντεσιμπέλ ανά δευτερόλεπτο (db/sec).

Λέγοντας αερόφερτο ήχο εννοούμε τον ήχο του οποίου μέσο διάδοσης είναι ο αέρας. Όταν ο ρυθμός αυτός είναι σταθερός, σχετίζεται με τον χρόνο αντήχησης με την εξής σχέση:

d =60/T

όπου Τ ο χρόνος αντήχησης στην υπόψη συχνότητα, και το d έχει μονάδες όπως είπαμε db/sec.

Είμαστε τώρα έτοιμοι να ορίσουμε το πιο βασικό κριτήριο της ακουστικής ενός χώρου. Αυτό είναι ο χρόνος αντήχησης και ορίζεται ως εξής:

- Χρόνος αντήχησης (reverberation time) ενός μερικά ή ολικά κλειστού χώρου σε ορισμένη συχνότητα είναι ο χρόνος που χρειάζεται μετά το σταμάτημα της ηχητικής πηγής για να ελαττωθεί η στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL) κατά 60 db.

Στην εικόνα  1.2  φαίνεται σε γραμμική κλίμακα πλάτους η ακουστική παλμική (κρουστική) απόκριση ενός πραγματικού συστήματος-χώρου όπως καταγράφεται σε μία συγκεκριμένη θέση μέσα στο σύστημα αυτό. Η ακουστική παλμική απόκριση ενός χώρου αφορά τα γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα συστήματα και είναι στην ουσία το αποτέλεσμα της διέγερσης του συστήματος αυτού από έναν ηχητικό παλμό του οποίου η μορφή προσεγγίζεται από τον  μοναδιαίο παλμό Dirac δ(t). Ένας τέτοιος παλμός μπορεί να είναι στη πράξη ένα παλαμάκι, το σκάσιμο ενός μπαλονιού, γενικά ένας  πολύ σύντομος ηχητικός «κρότος» (της τάξης εκατοντάδων μsec) που διοχετεύεται μέσα στο χώρο και είναι δυνατόν να τον διεγείρει ακουστικά. Αν χρησιμοποιήσουμε κάποιο μικρόφωνο για να καταγράψουμε την απόκριση του συστήματος στην διέγερση του από το παλμό αυτό, τότε στην έξοδο του μικροφώνου θα πάρουμε το σήμα παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στην εικόνα 1.2 (γραμμική συνάρτηση ηχητικής πίεσης –χρόνου).

Εικόνα 1-2 Παλμική απόκριση πραγματικού ακουστικού συστήματος.

Μία πρώτη «ανάγνωση» του γραφήματος μας δίνει ότι η πίεση μετά το σταμάτημα της ηχητικής πηγής - που τη τοποθετούμε στις πρώτες χρονικές στιγμές – και μετά από ένα σύντομο «κράτημα» - που οφείλεται όπως θα δουμε αργότερα στο φαινόμενο των πρώτων ανακλάσεων - δείχνει να μειώνεται σχεδόν εκθετικά. Γενικά η παλμική απόκριση ενός ακουστικού συστήματος σε μία συγκεκριμένη θέση μέσα στο σύστημα αυτό, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην ακουστική και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ακουστική συμπεριφορά του συστήματος στη συγκεκριμένη θέση. Συνήθως πολλές μετρήσεις πραγματοποιούνται σε διαφορετικές κρίσιμες θέσεις ενός χώρου και τα συμπεράσματα για το χώρο προκύπτουν από το μέσο όρο των συμπερασμάτων από κάθε θέση ξεχωριστά. Οι πλέον καθιερωμένες μεθοδολογίες ακουστικής ανάλυσης βασίζονται σήμερα στα δεδομένα που μας δίνουν οι κρουστικές αποκρίσεις  του υπό μέτρηση συστήματος.

Η μετατροπή της παλμικής απόκρισης της εικόνας 1.2 από γραμμική σε λογαριθμική κλίμακα πλάτους φαίνεται στην εικόνα 1.3 όπου στον άξονα y πλέον έχουμε db και έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να μετρήσουμε πάνω στο γράφημα αυτό σύμφωνα με τον ορισμό, το χρόνο αντήχησης  ξεκινώντας

Εικόνα 1-3

από το χρονικό σημείο όπου προσδιορίζεται η αρχή της  αντήχησης, και  διαγράφοντας  60db πάνω στη  καμπύλη πτώσης, να καταλήξουμε στο τελικό σημείο. Στη πράξη χρησιμοποιούμε περισσότερο τη μορφή αυτή της καμπύλης πτώσης ενός συστήματος για να κάνουμε τους υπολογισμούς μας, όπως θα διαπιστώσουμε και κατά την ανάλυση των μετρηθέντων χώρων, αλλά με πιο σύνθετες μεθόδους σε σχέση με  την απλοϊκή προσέγγιση του ορισμού.

### Θεωρητική  πρόβλεψη του χρόνου αντήχησης

Ηχοαπορροφητικά υλικά

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω κατά τη διάδοση του ήχου μέσα σ’ ένα χώρο δημιουργούνται διάφορα φαινόμενα και ένα απ’ αυτά είναι και η ηχοαπορρόφηση. Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό, κατά τη πρόσπτωση του ήχου στις επιφάνειες του χώρου ένα μέρος του επιστρέφει στο χώρο (ηχοανάκλαση) και το υπόλοιπο απορροφάται από το υλικό της επιφάνειας στην οποία προσπίπτει και κατά την επιστροφή του στο χώρο ο ήχος συνεχίζει με το υπόλοιπο ποσό ενέργειας, μέχρι με τις διαδοχικές ανακλάσεις και απορροφήσεις αυτό να εξασθενήσει εντελώς. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως χρόνο αντήχησης ενός χώρου είναι στην ουσία αυτές οι διαδοχικές ανακλάσεις διαφορετικής χρονικής καθυστέρησης και διαφορετικής ισχύος ηχητικής πηγής που συμβαίνουν ως προς μία θέση ενός χώρου. Όσο περισσότερο ποσοστό της ενέργειας του ήχου που προσπίπτει σε μία επιφάνεια απορροφάται στη μονάδα του χρόνου τόσο πιο σύντομος θα είναι ο χρόνος αντήχησης στο χώρο αυτό, και στο γεγονός αυτό συμβάλλει βασικά το μέγεθος της ηχοαπορροφητικότητας των υλικών των επιφανειών αυτών. Ορίζουμε ως συντελεστή απορρόφησης α ενός υλικού το εξής μέγεθος:

α =

Ο συντελεστής απορρόφησης ενός υλικού είναι αδιάστατο μέγεθος. Παίρνει τιμές από 0 (ελάχιστη απορρόφηση) έως 1 (μέγιστη απορρόφηση) και εξαρτάται εκτός από υλικό, από τη συχνότητα του προσπίπτοντος ηχητικού κύματος, από τη γωνία με την οποία αυτό  προσπίπτει στην επιφάνεια ή από άλλους παράγοντες όπως π.χ την ύπαρξη ή όχι κενού αέρος πίσω από την ηχοαπορροφητική επιφάνεια.

Καμπύλη απορρόφησης ενός υλικού είναι το διάγραμμα των

συντελεστών απορρόφησης ενός υλικού σε συνάρτηση με τις συχνότητες του προσπίπτοντος ηχητικού κύματος στην επιφάνεια του υλικού αυτού. Επίσης να αναφερθεί ότι ανάλoγα με το τρόπο μέτρησης των συντελεστών απορρόφησης ή το τρόπο ταξινόμησής τους, έχουμε διάφορους τύπους συντελεστών όπως οι αs, αp, αw.

Εικόνα 1-4 Eπίδραση της τοποθέτησης ηχοαπορροφητικών υλικών. Πάνω εικόνα, πολλές ανακλάσεις από τις επιφάνειες του χώρου, κάτω εικόνα μείωση των ανακλάσεων με τη τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών στην οροφή και στο πλάγιο τοίχο, πιο καθαρός απευθείας ήχος-αύξηση καταληπτότητας.

Ο συντελεστής αs δίνεται σε σχέση με τις κεντρικές συχνότητες ζωνών συχνοτήτων 1/3 οκτάβας, ενώ ο αp –ο οποίος θεωρείται ο πιο ακριβής και του οποίου η χρήση συστήνεται - υπολογίζεται με βάση το πρότυπο  τυποποίησης ISO 11654 και δίνεται σε σχέση με τις κεντρικές συχνότητες 1/1 οκτάβας, ως ο μέσος όρος των τιμών αs στις τρεις τριτοοκταβικές ζώνες των οποίων η μεσαία ζώνη έχει σαν κεντρική τη κεντρική συχνότητα της ζώνης 1/1 οκτάβας στην οποία θέλουμε να υπολογίσουμε την τιμή του αp.Tέλος, ο συντελεστής NRC (Νοise Reduction Coefficient) προκύπτει από το μέσο όρο των συντελεστών αs στις συχνότητες 250, 500,1000 και 2000 Hz.

Στην ακουστική ηχοαπορροφητικά υλικά εκτός από τις επενδύσεις των τοίχων, δαπέδου ή της οροφής ενός χώρου, μπορούν να θεωρηθούν τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο, τα έπιπλα, χαλιά ή οι κουρτίνες καθώς και ο αέρας μέσα στο χώρο αυτόν. Επίσης τα ηχοαπορροφητικά υλικά ανάλογα με τις περιοχές συχνοτήτων στις οποίες αποδίδουν περισσότερο χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες :

- Πορώδη ηχοαπορροφητικά μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων

- Συνηχητές μεμβράνης κυρίως χαμηλών συχνοτήτων

- Συνηχητές κοιλότητας μεσαίων κυρίως συχνοτήτων

Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν υλικά όπως πλάκες υαλοβάμβακα, πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα, πλάκες από αφρώδη πολυουραιθάνη, καθώς και μοκέτες, χαλιά, βαριές κουρτίνες κτλ. Τα απορροφητικά τους χαρακτηριστικά εξαρτώνται κυρίως από το πάχος τους και από την απόσταση από την οποία τοποθετούνται από τη περατωτική επιφάνεια του χώρου (συνήθως τοίχος ή οροφή).

Συνηχητής μεμβράνης ονομάζεται η ηχοαπορροφητική διάταξη η λειτουργία της οποίας βασίζεται στο φαινόμενο της επιφάνειας που πάλλεται και απορροφά τον ήχο όταν αυτός προσπίπτει πάνω της. Επομένως το υλικό και οι διαστάσεις  της επιφάνειας είναι σημαντικοί παράγοντες για την ακουστική συμπεριφορά του, όπως επίσης η απόσταση από το τοίχο ή την οροφή στην οποία στηρίζεται, και αν στο ενδιάμεσο κενό έχει τοποθετηθεί ή όχι πορώδες ηχοαπορροφητικό.

Εικόνα 1-5 Καμπύλες απορρόφησης υλικών. Πάνω, άτομα σε ξύλινα καθίσματα, κάτω αριστερά κόντρα πλακέ πάχους 3/8(, κάτω δεξιά συνηχητής κοιλότητας (διάτρητη γυψοσανίδα σε απόσταση 10 cm από τοίχο με πορώδες υλικό στο κενό).

Συνήθεις περιπτώσεις υλικών τέτοιων συνηχητών είναι σανίδες ξύλου γνωστές ως νοβοπάν, κόντρα πλακέ, γυψοσανίδες ή πλάκες από σοφά, πλαστικά φύλλα, τα περισσότερα παράθυρα, τζάμια ή τζαμόπορτες, κούφια ξύλινα δάπεδα, λεπτά μεταλλικά φύλλα κτλ.

Τέλος, η απλούστερη εκδοχή συνηχητή κοιλότητας είναι ένα άδειο δοχείο (συνήθως μπουκάλι ) με λεπτό στόμιο το οποίο περιέχει μόνο αέρα και του οποίου το εσωτερικό δονείται και πάλλεται στη λεγόμενη συχνότητα συντονισμού, όταν ο αέρας αυτός υποστεί πίεση (συνήθως με την έλευση ενός ηχητικού κύματος). Οι συνηχητές μεμβράνης με κατάλληλη διάτρηση διαφόρων τύπων, μπορούν να μεταβληθούν σε  συνηχητές κοιλότητας και να αλλάξει έτσι η ακουστική συμπεριφορά τους.

Μέθοδοι πρόβλεψης του χρόνου αντήχησης

Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα αναπτύχθηκαν αρκετές µέθοδοι πρόβλεψης του χρόνου αντήχησης τόσο εµπειρικά όσο και θεωρητικά. Αρχικά βασίστηκαν στις υποθέσεις οµοιόµορφης διάδοσης της ηχητικής ενέργειας στο χώρο και οµοιόµορφης κατανοµής της απορρόφησης στις επιφάνειες που τον ορίζουν. Το πρόβληµα της πρόβλεψης του χρόνου αντήχησης για ανοµοιόµορφη κατανοµή της απορρόφησης όπως και για πιο σύνθετες περιπτώσεις που συναντώνται συχνότερα στην πράξη παραµένει ακόµα ανοιχτό προς συζήτηση.

Την πρώτη και πιο θεµελιώδη προσέγγιση για την περιγραφή της αντήχησης έκανε ο W.C. Sabine το 1921 ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία του βασιζόµενος σε εµπειρικά αποτελέσµατα. Πολλοί ερευνητές έκτοτε πρότειναν διάφορα θεωρητικά υπόβαθρα για τη θεµελίωσή της αλλά και νέες διαφορετικές προσεγγίσεις ώστε να πλησιάζουν περισσότερο στα πειραµατικά αποτελέσµατα. Οι πιο γνωστοί είναι οι Franklin (1903), Jaeger (1911), Fokker (1924), Buckingham (1925), Schuster και Waetzmann (1929), ακολούθησε η πολύ σηµαντική για την εξέλιξη των πραγµάτων δηµοσίευση του Eyring (1930)  την οποία ακολούθησαν σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα αυτές των Millington (1932) και Sette (1933). Μετά το πέρας 25 ετών ο Fitzroy (1959) δηµοσίευσε µια εµπειρική λύση για χώρους µε ανοµοιόµορφη κατανοµή της ηχητικής απορρόφησης η οποία κρίθηκε µάλλον αρνητικά εκείνη την εποχή αλλά αποδείχτηκε αρκετά σηµαντική µελλοντικά. Τα τελευταία 30 χρόνια οι Schroeder (1965), Kosten (1965), Kuttruff (1975), Pujolle (1975), Cremer και Müller (1978), Nilsson (1992), Tohyama (1995) πρότειναν νέες µεθόδους και το 1988 οι Arau- Puchades  παρουσίασαν µια σηµαντικά βελτιωµένη µέθοδο πρόβλεψης η οποία όπως και η προγενέστερη του Fitzroy λαµβάνει υπόψη την ανοµοιόµορφη κατανοµή της ηχητικής απορρόφησης. Όλα τα µοντέλα βασίζονται στη σχέση

T =

όπου V είναι ο όγκος του δωµατίου, S το συνολικό εµβαδό των επιφανειών που ορίζουν το δωµάτιο, m σταθερά απορρόφησης του ήχου από τον αέρα και α΄ ο βαθµός απορρόφησης των επιφανειών αυτών. Τα µοντέλα διαφοροποιούνται στο σηµείο αυτό και µόνο όπου κάθε ένα προτείνει τον υπολογισµό του α΄ µε διαφορετικό τρόπο. Τα µεγέθη όλα στη παραπάνω σχέση όπως και σε όσες ακολουθήσουν είναι σε µονάδες S.I.

Οι θερµοδυναµικές ιδιότητες του αέρα επηρεάζουν το ποσό της ενέργειας το οποίο απορροφά. Ειδικότερα η απορρόφηση είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας του αέρα, της υγρασίας του καθώς και της συχνότητας του ήχου. Ο συνυπολογισµός της απορρόφησης του αέρα είναι απαραίτητος σε µεγάλους χώρους όπου η απόσταση που διανύουν τα ηχητικά κύµατα ανάµεσα σε δύο ανακλάσεις είναι µεγάλη. Η σταθερά απορρόφησης m υπολογίζεται σε m-1. Βρίσκεται µέσω πινάκων για τις χαρακτηριστικές συχνότητες µιας οκτάβας για διάφορα εύρη θερµοκρασιών και υγρασίας όπως το πρότυπο PrEN 12354/6. Ο ακριβής τρόπος υπολογισµού της όµως περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο ISO 9613/1. Ως σχέση υπολογισµού του m δίνεται η ακόλουθη σχέση :

m = f2

όπου,

f  η επιθυµητή συχνότητα υπολογισµού σε Hz

P  η ατµοσφαιρική πίεση του χώρου σε Pa

P0  η ατµοσφαιρική πίεση αναφοράς ίση µε 101325 Pa

T  η θερµοκρασία του χώρου σε βαθµούς Κ

Τ20  η θερµοκρασία αναφοράς 200 C ίση µε 293,15 Κ

fr0  η συχνότητα χαλάρωσης του οξυγόνου σε Hz

frN  η συχνότητα χαλάρωσης του αζώτου σε Hz.

##### Μέθοδος  Sabine

Αν και πρόκειται για την πρώτη απόπειρα προσέγγισης της πρόβλεψης του χρόνου αντήχησης η θεωρία που εισήγαγε ο W.C. Sabine χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα. Βασίστηκε στην υπόθεση ότι το ηχητικό πεδίο διαχέεται πλήρως και µε οµοιόµορφο τρόπο στο χώρο. Η υπόθεση αυτή θα ισχύει σε ικανοποιητικό βαθµό αν δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές στις βασικές διαστάσεις του χώρου µε τις επιφάνειες να µην είναι παράλληλες και να απορροφούν τον ήχο οµοιόµορφα. Στην πράξη συχνά καµία απ’ αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληροίται.

Όπως διαπιστώθηκε πειραµατικά από τον Eyring αργότερα το µοντέλο Sabine δίνει καλά αποτελέσµατα όταν οι επιφάνειες του χώρου παρουσιάζουν µικρή απορρόφηση (µέσος συντελεστής απορρόφησης µικρότερος από 0,2), ενώ αντίθετα αποκλίνει σηµαντικά όταν η απορρόφηση είναι µεγάλη. Χρησιµοποιείται εποµένως µε καλά αποτελέσµατα σε ζωντανά (“live”) δωµάτια µε ανακλαστικούς τοίχους.

Η σχέση η οποία εισήγαγε ο Sabine είχε αρχικά προκύψει εµπειρικά γι’ αυτό και στην βιβλιογραφία απαντώνται τιµές για τον σταθερό συντελεστή της σχέσης ίσες µε 0,16 0,161 0,162 0,163 0,164. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο Sabine βάσει των πειραµάτων του πρότεινε την τιµή 0,164. Στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιηθεί η πλέον διαδεδοµένη τιµή σήµερα 0,16 η οποία παρέχει την επιθυµητή ακρίβεια.

Ο βαθµός απορρόφησης που προτείνεται στο µοντέλο Sabine είναι ο µέσος συντελεστής απορρόφησης των επιφανειών.

αsab 

ο οποίος δίνεται απ. τη σχέση

=

όπου αi ο συντελεστής απορρόφησης της επιφάνειας i, Si το εµβαδό της και n το

σύνολο των διαφορετικών επιφανειών.

Τελικά ο προβλεπόµενος χρόνος αντήχησης θα είναι

ΤSab =

##### Μέθοδος Eyring

Ο C.F. Eyring διατύπωσε τη θεωρία του ορµώµενος απ’ τη διαπίστωση ότι εφαρµόζοντας το µοντέλο Sabine για µέσο συντελεστή απορρόφησης ίσο µε τη µονάδα ο χρόνος αντήχησης δεν τείνει στο µηδέν όπως θα περίµενε κανείς αφού αυτό συνεπάγεται πλήρη απορρόφηση της ενέργειας του ήχου.

Βασίστηκε στην υπόθεση ότι ο παραγόµενος ήχος από κάποια πηγή µέσα στο δωµάτιο ανακλάται διαδοχικά στις επιφάνειες που ορίζουν τον χώρο και οι οποίες θεωρείται ότι όλες έχουν συντελεστή απορρόφησης ίσο µε το µέσο συντελεστή απορρόφησης  .

Κάθε φορά που κάποιο ηχητικό κύµα ανακλάται σε µία απ’ τις επιφάνειες ένα ποσοστό () της ενέργειας απορροφάται ενώ το υπόλοιπο (1 − ) ανακλάται. Ο αριθµός των ανακλάσεων ανά δευτερόλεπτο ισούται µε την απόσταση που διανύει ο ήχος σε ένα δευτερόλεπτο (δηλαδή την ταχύτητά του) διαιρεµένη µε τη µέση απόσταση που διανύεται ανάµεσα σε δύο τυχαίες ανακλάσεις. Η απόσταση αυτή ονοµάζεται µέσος ελεύθερος δρόµος (mean free path) και για οµογενή ηχητικά πεδία, (θεµελιώδης υπόθεση για τα µοντέλα Sabine και Eyring), δίνεται απ’ τη σχέση

=

όπου όπως έχει ήδη ειπωθεί V είναι ο όγκος του δωµατίου σε m3 και S το συνολικό

εµβαδό των επιφανειών σε m2.

Ο αριθµός των ανακλάσεων ανά δευτερόλεπτο θα είναι εποµένως

Ν=

όπου c η ταχύτητα του ήχου.

Τελικά ο βαθμός απορρόφησης που προτείνεται απ’ αυτό το μοντέλο είναι

αey =- ln

και ο χρόνος αντήχησης σύμφωνα με τον Eyring τελικά θα δίνεται απ’τη σχέση

ΤΕyr =

##### Mέθοδος Millington

Ο Millington όπως και οι περισσότεροι µεταγενέστεροι ερευνητές στηρίχτηκαν στη µέθοδο Eyring. ∆ιαφοροποιείται από τον Eyring µόνο στον τρόπο µε τον οποίο σταθµίζει τους συντελεστές απορρόφησης των διαφόρων τµηµάτων των επιφανειών. Αφορµή για τη µελέτη του αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η χρησιµοποίηση της µεθόδου Eyring (όπως άλλωστε και της µεθόδου Sabine) για τον υπολογισµό των συντελεστών απορρόφησης διαφόρων υλικών µε την καθιερωµένη πειραµατική µέθοδο δίνει τιµές µεγαλύτερες της µονάδας για πολύ απορροφητικά υλικά το οποίο δε συµφωνεί µε τη σχέση ορισµού τους. Προτείνει λοιπόν µε τη σειρά του την τιµή

αmil  =

και ο χρόνος αντήχησης θα δίνεται από τη σχέση

ΤMill =

Eπειδή στη πράξη, στα πειράματα υπολογισμού των συντελεστών απορρόφησης καθώς και στους πίνακες που συνοδεύουν τα  απορροφητικά υλικά χρησιμοποιούνται οι συντελεστές Sabine, το μοντέλο Millington δεν μπορεί να εφαρμοστεί από μόνο του αλλά για την ορθή χρήση του απαιτεί την μετατροπή των συντελεστών κατά Sabine με βάση διάγραμμα μετατροπής που σχεδίασαν και δημοσίευσαν οι Dance και Shield (γραφ. 1.1).

##### Mέθοδος Arau –Puchades

Ο H. Arau - Puchades εισήγαγε ένα µοντέλο για τον υπολογισµό του χρόνου αντήχησης το οποίο λαµβάνει υπόψη πιθανή ανοµοιόµορφη κατανοµή της απορρόφησης στις επιφάνειες. Βασίστηκε στην υπόθεση ότι το φαινόµενο της αντήχησης φθίνει υπερβολικά και πρότεινε ο χρόνος αντήχησης να υπολογίζεται από τον επιφανειακά σταθµισµένο γεωµετρικό µέσο του χρόνου αντήχησης που αντιστοιχεί σε κάθε κατεύθυνση του χώρου x, y, z. Οι υπολογισµοί στηρίζονται πάλι στο µοντέλο Eyring. Ο βαθµός απορρόφησης που προτείνεται είναι

αarp =

Γράφημα 1-1 Το διάγραμμα των Dance-Shield για τη μετατροπή των συντελεστών Sabine σε Millington.

Η σχέση αυτή εφαρµόζεται σε ορθογώνια δωµάτια (ή και σε δωµάτια άλλου σχήµατος µετά απ’ τη µετατροπή τους όµως σε ισοδύναµα ορθογώνια δωµάτια ίσου όγκου και συνολικού εµβαδού επιφανειών).

Θεωρείται καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων του οποίου η αρχή συµπίπτει µε µια γωνία του δαπέδου. Τα ζευγάρια των επιφανειών αντιστοιχίζονται στην κατεύθυνση x, y, z στην οποία είναι κάθετο το καθένα (εικ. 1.6).

Εικόνα 1-6

Τότε Sx, Sy, Sz το συνολικό εµβαδό των ζευγαριών τοίχων x, y, z αντίστοιχα και , , ο µέσος συντελεστής απορρόφησης για κάθε ζευγάρι τοίχων ο οποίος θα δίνεται από τη σχέση

=

όπου n ο αριθµός των διαφορετικών υλικών από τα οποία αποτελούνται οι τοίχοι x.

Τελικά ο χρόνος αντήχησης θα δίνεται από τη σχέση

Τarp =

##### Μέθοδος Fitzroy

Παρόµοια προσέγγιση εξέτασης ενός ορθογώνιου χώρου µέσω της ανάλυσης του στις καρτεσιανές συνιστώσες είχε υιοθετήσει πρώτος o Fitzroy. ∆ιατύπωσε την πρόταση ότι πέρα απ’ τις φυσικές ιδιότητες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά στη µελέτη του ηχητικού πεδίου ενός χώρου. Απέδειξε ότι σε δωµάτια µε ανοµοιόµορφα κατανεµηµένη απορρόφηση τα µοντέλα Sabine και Eyring δίνουν αποτελέσµατα που αποκλίνουν σηµαντικά απ’  τις πειραµατικές µετρήσεις ειδικά σε δωµάτια όπου η απορρόφηση του ήχου λαµβάνει χώρα κατά κύριο λόγο στην κατακόρυφη διεύθυνση, δηλαδή στο ταβάνι και στο πάτωµα. Η περίπτωση αυτή απαντάται συχνά σε αίθουσες διδασκαλίας και θεατρικούς χώρους όπου η απορρόφηση απ. τους παράπλευρους τοίχους είναι ασήµαντη συγκριτικά µ’αυτήν του πατώµατος που την αναλαµβάνουν τα σώµατα των θεατών και οι θέσεις τους. Η σχέση για το βαθµό απορρόφησης βασίζεται στο µοντέλο Eyring και προέκυψε εµπειρικά απ’ τον επιφανειακά σταθµισµένο αριθµητικό µέσο του χρόνου αντήχησης που αντιστοιχεί σε κάθε κατεύθυνση του χώρου x, y, z.

αf =

Τελικά ο χρόνος αντήχησης κατά Fitzroy δίνεται απ’τη σχέση

ΤF =

όπου τα Sx, Sy, Sz και , , υπολογίζονται όπως και στο µοντέλο Arau -Puchades.

### Εξαγωγή ακουστικών παραμέτρων με βάση τη   παλμική απόκριση

#### Δυσκολίες στον υπολογισμό των ακουστικών παραμέτρων

Θεωρητικά η ιδανική καμπύλη πτώσης της ακουστικής πίεσης κατά την εξέλιξη του φαινομένου της αντήχησης σ’ ένα πλήρως διάχυτο πεδίο (diffused field) ακολουθεί εκθετική μορφή, σύμφωνα με τη σχέση

=

Πλήρης ηχοδιάχυση διαθέτει ένα πεδίο που σε κάθε σημείο του η πυκνότητα ηχητικής ενέργειας έχει την ίδια τιμή. Λογαριθμίζοντας και τα δύο μέλη, προκύπτει ότι η ιδανική καμπύλη πτώσης, σε λογαριθμική κλίμακα, (όπως αναφέρθηκε και στη παράγραφο 1.2.2), είναι ευθεία. Έτσι ο υπολογισμός του χρόνου αντήχησης σ’ ένα τέτοιο πεδίο είναι σύμφωνα με τον ορισμό, απλή υπόθεση.

Στη πράξη όμως οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κατευθείαν τον ορισμό στις εξαγόμενες από το σύστημα μέτρησης, παλμικές αποκρίσεις. Συνηγορούν γι’αυτό διάφοροι παράγοντες όπως τυχόν ανομοιογενής κατανομή των ηχοαπορροφητικών υλικών στις επιφάνειες του υπό μέτρηση χώρου, η επίδραση των αξονικών ρυθμών (φυσικές ιδιότητες του χώρου, που οφείλονται στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του και σαν αποτέλεσμα έχουν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του σε ορισμένες συχνότητες) και κυρίως ο υπάρχων στο χώρο θόρυβος ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις ενισχύεται και από τα όχι καλής ποιότητας όργανα μέτρησης ή λάθη στις τεχνικές  μέτρησης. Τα παραπάνω δημιουργούν προβλήματα στην εξαγωγή παλμικών αποκρίσεων κατάλληλων για απειθείας ακουστική ανάλυση αφού έχουν επιπτώσεις:

- Η ανομοιογενής κατανομή απορροφητικών υλικών στη δημιουργία ανομοιόμορφου ηχητικού πεδίου το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί το φαινόμενο η καμπύλη κατά τη πτώση της να μην έχει μία αλλά πολλές κλίσεις!

- Οι αξονικοί ρυθμοί στο να δημιουργούν ανωμαλίες και δυσμορφίες στη μορφή της καμπύλης ιδιαίτερα στις ζώνες χαμηλών συχνοτήτων

- Ο θόρυβος με την υψηλή στάθμη του στις περισσότερες περιπτώσεις να δημιουργεί «εμπόδιο» από το να γίνει πλήρως ορατή και καταγράψιμη η κάθοδος της καμπύλης, με αποτέλεσμα να μην έχουμε διαθέσιμο εκείνο το εύρος της δυναμικής περιοχής που απαιτείται για τον υπολογισμό του χρόνου αντήχησης (60 db).

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων καμπυλών πτώσης - που αποτελούν το κανόνα, όπως αναφέρθηκε, στις ακουστικές μετρήσεις - φαίνονται στην εικόνα 1.7.

Εξαιτίας των παραπάνω λόγων έχουν αναπτυχθεί τεχνικές για την ομαλοποίηση και «κανονικοποίηση» θα λέγαμε των εξαγόμενων από τις μετρήσεις, παλμικών αποκρίσεων, ώστε αυτές να είναι δυνατό να αναλυθούν, και να εξαχθούν από αυτές ασφαλή αποτελέσματα για τις ακουστικές παραμέτρους του χώρου. Τις τεχνικές αυτές αναλύουμε στις επόμενες παραγράφους.

Εικόνα 1-7. Συνήθεις περιπτώσεις καμπυλών πτώσης ακουστικών συστημάτων. Πάνω, διπλή καμπύλη πτώσης, στη μέση  ανομοιόμορφη πτώση της καμπύλης πτώσης, κάτω υψηλά επίπεδα θορύβου εμποδίζουν τον πλήρη καθορισμό του χρόνου  αντήχησης.

#### Εκτίμηση του χρόνου αντήχησης

Έχοντας την υπόθεση ότι η καμπύλη πτώσης ενός ιδεατού συστήματος είναι εκθετική, προχωρούμε στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να έχουμε μία πλήρη δυναμική περιοχή 60 db για να υπολογίσουμε το χρόνο αντήχησης. Αρκεί να κάνουμε μία εκτίμηση του χρόνου αντήχησης με βάση τη δυναμική περιοχή του τμήματος της καμπύλης πτώσης που είναι κάθε φορά διαθέσιμο, να υπολογίσουμε τη κλίση της καμπύλης με βάση αυτό το τμήμα και να  προεκτείνουμε την ευθεία αυτή γραμμή ως τα  -60 db. Το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα του χρόνου - θεωρώντας μηδέν το σημείο που αρχίζει η αντήχηση -είναι ο χρόνος αντήχησης. Μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση της παραγράφου 1.2.2 που δίνει το ρυθμό πτώσης και να καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα.

Η μέθοδος με την οποία υπολογίζουμε τη κλίση της καμπύλης πτώσης για την εκτίμηση του χρόνου αντήχησης πρέπει να είναι σύμφωνα με το ISO 3382 (ISO 3382 : βλ. παρ 3.2) η μέθοδος linear regression και δίνει ασφαλή και αντικειμενικά αποτελέσματα σε σχέση με υποκειμενικές μεθόδους που εφαρμόζονταν στο παρελθόν. Ο συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient) r  υπεισέρχεται στη περίπτωση αυτή, και είναι ένας δείκτης του πόσο καλό είναι το «ταίριασμα» της καμπύλης και της ευθείας που υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο. Το πεδίο τιμών του είναι από -1 έως 1, με μάξιμουμ συσχέτιση –και ταύτιση ευθείας με τη καμπύλη -στη τιμή  -1.

Η μέθοδος linear regression για τον υπολογισμό της κλίσης της καμπύλης πτώσης δεν χρησιμοποιεί την γνωστή μορφή της καμπύλης πτώσης για τους υπολογισμούς της, γιατί αυτή η μορφή παρουσιάζει αρρυθμίες και προβλήματα, όπως παρουσιάσαμε στη προηγούμενη παράγραφο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τη καμπύλη Schroeder, η οποία είναι η καμπύλη πτώσης του συστήματος, αλλά απαλλαγμένη από όλη εκείνη τη πληροφορία που την κάνει δύσχρηστη και αναποτελεσματική.

#### Καμπύλη Schroeder

Με βάση τα δεδομένα της παλμικής απόκρισης μπορεί να εξαχθεί η καμπύλη Schroeder με τη διάσημη μέθοδο της «ολοκλήρωσης Schroeder» (Schroeder backwards integration). Η καμπύλη αυτή (εικ. 1.8) είναι η ίδια καμπύλη πτώσης του συστήματος απαλλαγμένη όμως από τις ανεπιθύμητες ανομοιομορφίες και ανωμαλίες που δημιουργούν πρόβλημα στην ακουστική ανάλυση, ενώ ταυτόχρονα όλη η χρήσιμη πληροφορία που αφορά το ρυθμό πτώσης διαφαίνεται πιο καθαρά σε σχέση με πριν. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, διαβάζοντας απ’ το τέλος προς την αρχή, η παλμική απόκριση αφού φιλτραριστεί, οι τιμές της υψώνονται στο τετράγωνο και κατόπιν ολοκληρώνεται. Η καμπύλη που προκύπτει σχεδιάζεται σε λογαριθμική κλίμακα πλάτους μετά από κανονικοποίηση (normalise), και ο τύπος που δίνει τις τιμές της είναι ο εξής:

L(t)= 10log

Εικόνα 1-8 Η καμπύλη με το γαλάζιο χρώμα είναι η καμπύλη Schroeder της παλμικής  απόκρισης.

όπου h(τ) η παλμική απόκριση, ενώ οι τιμές της καμπύλης εκφράζονται σε db.

Στη πραγματικότητα επειδή  η ολοκλήρωση γίνεται σε όλο το χρονικό εύρος της παλμικής απόκρισης η «ουρά» της καμπύλης Schroeder περιλαμβάνει τον ανεπιθύμητο θόρυβο. Γι’ αυτό το λόγο είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε ένα τμήμα και όχι την πλήρη καμπύλη πτώσης τέμνοντας την σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο λίγο πιο πάνω από τη στάθμη του θορύβου. Έτσι η ολοκλήρωση της παλμικής απόκρισης γίνεται με άνω όριο ολοκλήρωσης όχι το άπειρο αλλά κάποιο σημείο Τ και η καμπύλη Schroeder δίνεται τώρα από τον τύπο:

L(t)=10log

Η επιλογή του σημείου Τ γενικά εξαρτάται από το λόγο INR (impulse to noise ratio) που έχουμε στη διάθεση μας. Το πρότυπο ISO 3382 το προσδιορίζει 5 db πάνω από το RMS του υπάρχοντος στη μέτρηση θορύβου.

Μία πιο ακριβής προσέγγιση της καμπύλης πτώσης γίνεται αν εφαρμόσουμε την τεχνική της αντιστάθμισης θορύβου (noise compensation). Με την τεχνική αυτή λαμβάνουμε υπόψη στον τελικό υπολογισμό της καμπύλης Schroeder και το (θορυβώδες) τμήμα της καμπύλης πτώσης που απορρίψαμε, εκφραζόμενο ως συμπληρωματικός συντελεστής διόρθωσης στον υπολογισμό της καμπύλης. Έτσι, έχουμε μία πιο αντικειμενική εκτίμηση και μετά το σημείο τομής η καμπύλη δεν πέφτει απότομα προς  τα αρνητικά db αλλά έχει μία πιο ομαλή πτώση (εικ. 1.9).

Στην εικόνα 1.10 φαίνεται πλέον η εφαρμογή της τεχνικής linear regression για την εκτίμηση του χρόνου αντήχησης ενός χώρου. Η υπολογιζόμενη ευθεία «εφαρμόζει» πάνω στη καμπύλη Schroeder με συντελεστή συσχέτισης που φαίνεται στο κάτω δεξί άκρο της εικόνας και είναι r = 0,997 (αρκετά καλό ταίριασμα). Το εύρος της δυναμικής περιοχής που χρησιμοποιείται για την συγκεκριμένη εκτίμηση είναι 30 db, ξεκινώντας 5 db κάτω από την αρχική στάθμη και καταλήγοντας 35 db κάτω από το ίδιο επίπεδο. Ο χρόνος αντήχησης υπολογίζεται αν προεκτείνουμε την ευθεία αυτή προς τα κάτω έως 60 db από το αρχικό σημείο υπολογισμού (-5 db) και η τιμή του θα είναι η χρονική απόσταση των δύο αυτών σημείων, ή με βάση τη σχέση της παρ. 1.2.2 αν όπου d αντικαταστήσουμε το πηλίκο dY/dT  που προκύπτει από τις τιμές που φαίνονται στο κάτω μέρος της εικόνας. Ο χρόνος αντήχησης (Τ60) όπως προκύπτει είναι 694,77ms.

Εικόνα 1-9

Εικόνα 1-10

#### Υπολογισμός ακουστικών παραμέτρων αντήχησης

Αναλόγως με το δυναμικό εύρος της καμπύλης πτώσης που επιλέγουμε κάθε φορά να κάνουμε την εκτίμηση έχουμε τις ακόλουθες τυποποιημένες και περισσότερο χρησιμοποιούμενες στην ακουστική εκφράσεις του χρόνου αντήχησης:

- T10 : Το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε πτώση 60 db της ευθείας που υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο linear regression για τον υπολογισμό της κλίσης της καμπύλης πτώσης ενός ακουστικού συστήματος. Το τμήμα της καμπύλης που χρησιμοποιείται στη μέθοδο είναι το τμήμα από -5 έως -15 db από το αρχικό επίπεδο.

Ο χρόνος αυτός χρησιμοποιείται πολύ συχνά για τη μέτρηση στιγμιαίων δονήσεων ή συντελεστών απώλειας (loss factors) σε κτίρια

- Τ20 : Το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε πτώση 60 db της ευθείας που υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο linear regression για τον υπολογισμό της κλίσης της καμπύλης πτώσης ενός ακουστικού συστήματος. Το τμήμα της καμπύλης που χρησιμοποιείται στη μέθοδο είναι το τμήμα από -5 έως -25 db από το αρχικό επίπεδο.

- Τ30 : Όπως και στους δύο προηγούμενους χρόνους μόνο που το τμήμα της καμπύλης που χρησιμοποιείται από τη μέθοδο, είναι το τμήμα από -5 έως -35 db από το αρχικό επίπεδο.

- EDT (early decay time): Χρόνος αντήχησης που λαμβάνει υπ’όψην του τον απευθείας ήχο (direct sound) και τις πρώτες ανακλάσεις. Για τον υπολογισμό του με τη μέθοδο linear regression  χρησιμοποιείται το τμήμα της καμπύλης από 0 έως -10 db από το αρχικό επίπεδο.

Ο τελευταίος χρόνος αποτελεί δείκτη για το πόσο αντηχητικός είναι ο χώρος τον οποίο μελετάμε. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του τόσο περισσότερη αντήχηση υπάρχει στο χώρο και τόσο λιγότερη διαύγεια (clarity, βλ. 1.2.4.5).Οι τιμές του παρουσιάζουν διακυμάνσεις αναλόγως τη θέση μέτρησης σ’ ένα χώρο.

Παρατηρήσεις

- Στη βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ως προς το συμβολισμό του χρόνου αντήχησης και των διαφόρων προσεγγίσεων του. Συνήθως ο χρόνος αντήχησης όπως εννοείται στον ορισμό, συμβολίζεται ως RT, RT60, Τ60 ή απλά T, ενώ οι εκτιμήσεις του είναι τα Τ10, Τ20, Τ30. Στο IS0 3382 χρόνος Τ60 θεωρείται ο Τ30, και ο EDT είναι ίσος με τον Τ10. Στη παρούσα διπλωματική ο χρόνος αντήχησης (γενικά)  θα συμβολίζεται ως RT.

- Σύμφωνα με το ISO 3382 για τον ασφαλή υπολογισμό των Τ20, Τ30 πρέπει η διαφορά της στάθμης του απευθείας ήχου από τη στάθμη του θορύβου σε μία παλμική απόκριση (impulse to noise ratio, INR) να είναι για τον μεν πρώτο χρόνο μεγαλύτερη ή ίση από 35 db και για το δεύτερο μεγαλύτερη ή ίση από 45 db. Το ίδιο επισφαλείς είναι και τιμές των υπόλοιπων ακουστικών παραμέτρων που εξάγονται χωρίς να ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες. Τιμές του INR πάνω από 35 δείχνουν ποιοτικές μετρήσεις.

- Ο καθορισμός της ακριβούς χρονικής στιγμής που φτάνει ο απευθείας ήχος σε μία μέτρηση, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα γιατί εξαιτίας καθυστερήσεων στη διάδοση ο απευθείας ήχος δεν προσδιορίζεται πάντα στην αρχή της μέτρησης. Αν γνωρίζουμε την απόσταση πηγής-μικροφώνου μπορούμε να υπολογίσουμε τη χρονική στιγμή αυτή από τη σχέση t=x/υ, αν βάλουμε όπου x την απόσταση αυτή και υ τη ταχύτητα του ήχου. Επίσης μπορεί να προσδιοριστεί οπτικά από την ίδια την παλμική απόκριση. Οι παραπάνω δύο τρόποι είναι εμπειρικοί και δεν αποδίδουν πάντα στη πράξη. Η λύση επίσης της αυτοματοποίησης του υπολογισμού μέσω υπολογιστή είναι πιο έγκυρη αλλά δεν αποδίδει σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις. Ένας συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων λοιπόν είναι η βέλτιστη επιλογή για κάθε περίπτωση. (Το ISO 3382 αναφέρει ότι το σημείο άφιξης του απευθείας ήχου μπορεί να καθοριστεί από τη παλμική απόκριση εκεί όπου το σήμα αρχίζει να ξεχωρίζει σημαντικά πρώτη φορά από το θορυβώδες υπόβαθρο, αλλά χωρίς να είναι λιγότερο από 20 db κάτω από το μάξιμουμ).

- Επειδή όπως και στις περισσότερες μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες, έτσι και στις μετρήσεις στη παρούσα διπλωματική, δε θα βρούμε εύκολα καμπύλες πτώσης 60 db, για να υπολογίσουμε άμεσα το χρόνο αντήχησης, στις περισσότερες περιπτώσεις βασιζόμαστε στις προσεγγίσεις των Τ20, Τ30 για να εξάγουμε το αποτέλεσμα.

#### Υπολογισμός ακουστικών παραμέτρων ενέργειας

Οι κυριότερες ακουστικές παράμετροι ενέργειας που εξάγονται από τη παλμική απόκριση είναι:

- Διαύγεια(C , Clarity): Ορίζεται ως ο λογαριθμικός λόγος της ενέργειας της παλμικής απόκρισης ενός συστήματος πριν τη χρονική στιγμή te, προς την ενέργεια μετά τη χρονική στιγμή αυτή. Η χρονική στιγμή te μπορεί να πάρει την τιμή 50(ms) ή 80(ms) αναλόγως αν μελετάμε τη διαύγεια ως προς το λόγο ή τη μουσική αντίστοιχα. Η διαύγεια ως προς το λόγο επομένως συμβολίζεται C50  και υπολογίζεται από τη σχέση:

C50  =

ενώ η διαύγεια C80 ως εξής:

C80  =

Η μονάδα μέτρησης είναι db. To C80 παίρνει συνήθως τιμές από -10 έως 20 db. Όσο μεγαλύτερες είναι η τιμές τόσο περισσότερη καθαρότητα και ευκρίνεια έχουμε και λιγότερη αντήχηση, ενώ το αντίστροφο ισχύει για τις χαμηλές τιμές.

- Καθορισμός (D, Definition): Ορίζεται ως ο λογαριθμικός λόγος της ενέργειας της παλμικής απόκρισης ενός συστήματος πριν τη χρονική στιγμή te, προς τη συνολική ενέργεια της παλμικής απόκρισης. Η χρονική στιγμή te μπορεί να πάρει την τιμή 50 (ms) ή 80 (ms) αναλόγως αν μελετάμε το καθορισμό ως προς το λόγο ή τη μουσική αντίστοιχα. Ο καθορισμός ως προς το λόγο επομένως συμβολίζεται D50  και υπολογίζεται από τη σχέση:

D50  =

ενώ ο καθορισμός D80  ως εξής:

D80  =

Οι τιμές του καθορισμού εκφράζονται σε ποσοστό % (0-100). Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό αυτό τόσο περισσότερη ενέργεια καταφθάνει στα πρώτα 50 ή 80 ms της απόκρισης, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερη ευκρίνεια και καθαρότητα στον ήχο, ενώ το αντίστροφο ισχύει για τα χαμηλά ποσοστά. Συμβολίζεται και με τη γερμανική λέξη Deutlichkeit.

- Κεντρικός χρόνος (Ts, center time) : Ο χρόνος που αντιστοιχεί στο «κέντρο βάρους» της ενέργειας της παλμικής απόκρισης. Δίνεται απ’ τη σχέση:

Ts=

H μονάδα μέτρησης είναι seconds. Συνήθως παίρνει τιμές κάτω από 1 sec έως μερικά ms. Χαμηλές τιμές δείχνουν μεγαλύτερη ευκρίνεια και καθαρότητα στον ήχο, ενώ υψηλότερες τιμές το αντίθετο.

#### Υπολογισμός ακουστικών παραμέτρων καταληπτότητας

Οι κυριότερες ακουστικές παράμετροι που ποσοτικοποιούν την καταληπτότητα ομιλίας - για να κάνουμε τη σύνδεση και με τη παρ. 1.1 -  είναι οι ακόλουθοι:

- STI (Speech Transmition Index): Αποτελεί το σημαντικότερο μέγεθος  έκφρασης της καταληπτότητας ενός ακουστικού συστήματος. Υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων των δεικτών MTI (Modulation Transfer Indices)  - ένας για κάθε οκταβική ζώνη συχνοτήτων από 125 Ηz έως 8 KHz - (που αντιπροσωπεύει το συχνοτικό φάσμα της ανθρώπινης ομιλίας), με κάποιο συγκεκριμένο ειδικό βάρος. Κάθε δείκτης MTI, έχει υπολογιστεί με τη σειρά του από τις τιμές της συνάρτησης MTF (Modulation Transfer Function) που είναι συνολικά 14 για κάθε οκταβική ζώνη, και κάθε μία αντιστοιχεί σε μία συχνότητα διαμόρφωσης από 0,63 ως 12,5 Hz. Οι συχνότητες αυτές αποτελούν συχνότητες διαμόρφωσης του σήματος για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων ενώ οι τιμές MTF εξάγονται με βάση τη παλμική απόκριση του συστήματος για το συγκεκριμένο ζεύγος πηγής–δέκτη.

Η συνάρτηση MTF στην ουσία περιγράφει το πως η φωνή ενός ομιλητή (πηγή) λαμβάνεται στη θέση που βρίσκεται ο ακροατής (δέκτης), και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ακουστικού συστήματος και τον υπάρχων στο χώρο θόρυβο. Το κάνει αυτό εξετάζοντας τη μεταβολή των επιπέδων διαμόρφωσης του αρχικού σήματος που εκπέμπεται απ’ τη πηγή, καθώς αυτά διαδίδονται προς το δέκτη, σε συνάρτηση με τη συχνότητα διαμόρφωσης. Όσο υψηλότερες οι τιμές MTF τόσο καλύτερη είναι η καταληπτότητα από το δέκτη ενώ το αντίθετο ισχύει για τις χαμηλές τιμές.

Ο δείκτης STI είναι αδιάστατο μέγεθος, παίρνει τιμές από 0 ως 1 και η αντιστοίχιση της κλίμακας των τιμών του με το βαθμό καταληπτότητας φαίνεται στο πίνακα 1.1.

Στον υπολογισμό του STI από τους δείκτες MTI αλλάζοντας τα ειδικά βάρη με τους οποίους πολλαπλασιαζόμενοι μπαίνουν στο άθροισμα, μπορούμε να εισάγουμε τους ειδικούς δείκτες STI female και STI male που περιγράφουν την καταληπτότητα όταν ο ομιλητής είναι γυναίκα η άνδρας αντίστοιχα.

Τέλος ένας άλλος ειδικός δείκτης σχετικός με τον STI είναι ο STITEL που προκύπτει αν στη διαδικασία υπολογισμού των MTI χρησιμοποιήσουμε μόνο μία συγκεκριμένη συχνότητα διαμόρφωσης για την εξαγωγή της τιμής της συνάρτησης MTF. Χρησιμοποιείται στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

| STI | Καταληπτότητα |
| --- | --- |
| 0,00-0,30 | Κακή |
| 0,30-0,45 | Πενιχρή |
| 0,45-0,60 | Επαρκής |
| 0,60-0,75 | Καλή |
| 0,75-1,00 | Εξαιρετική |

Πίνακας 1-1

- RASTI (Rapid STI): Πρόκειται για μία απλοποιημένη έκδοση του STI, αρχικά εμφανιζόμενη για να ελαττώσει το χρόνο υπολογισμού της παραμέτρου αυτής, αφού χρησιμοποιεί μόνο τις οκταβικές ζώνες 500 Hz και 2000 Hz για να εξάγει τους δείκτες MTI, με 4 και 5 συχνότητες διαμόρφωσης αντίστοιχα για κάθε δείκτη. Με την εξέλιξη όμως της μεθόδου υπολογισμού του STI (με βάση τη παλμική απόκριση) και τη καταλυτική είσοδο των υπολογιστών στο τομέα της ακουστικής ανάλυσης, δεν υπάρχει πλέον ουσιώδης διαφορά στο χρόνο υπολογισμού μεταξύ των δύο μεγεθών, αλλά το RASTI εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, ειδικότερα σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται αυστηρή μορφή ακουστικής εποπτείας της καταληπτότητας ενός συστήματος. Η διαβάθμιση και αξιολόγηση των τιμών του ως προς τη καταληπτότητα είναι πανομοιότυπη με αυτή του STI.

- %ALC ή %ALCons (Percentage Articulation Loss of Consonants) :Ένας ακόμη δείκτης καταληπτότητας ο οποίος προκύπτει με βάση τη τιμή του STI. Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη φόρμουλα για τον υπολογισμό του είναι η εξής:

% ALC = 170.5405 e-5.419 (STI)

Παίρνει  τιμές από 0% ως 100% με τιμές κοντά στο 0% να αντιστοιχούν σε  εξαιρετική αίσθηση καταληπτότητας και τιμές κοντά στο 100% σε εξαιρετικά κακή καταληπτότητα.

Παραδοσιακά αυτός ο δείκτης υπολογιζόταν με βάση πίνακες αποτελεσμάτων που συμπλήρωνε μία ομάδα ακροατών διάσπαρτα τοποθετημένη σε κάποιες θέσεις μίας αίθουσας, ενόσω λίστες από λέξεις μεγάλου μήκους διαβάζονταν από κάποιον ομιλητή που βρισκόταν σε συγκεκριμένη θέση μέσα στην αίθουσα αυτή. Σε χώρους με μεγάλη αντήχηση κάθε συλλαβή του ομιλητή ενώ μιλάει, καλύπτεται από τη προηγούμενη με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στην λήψη των λέξεων από τους ακροατές, να μην υπάρχει μεγάλη ευκρίνεια και καταληπτότητα. Σ’ αυτούς τους χώρους ο δείκτης %ALC είναι αρκετά υψηλός.

Στο τύπο που αναφέρθηκε παραπάνω, αν αντικαταστήσουμε το STI με το δείκτη STI female, STI male ή STITEL παίρνουμε τις αντίστοιχες τιμές %ALC για τους δείκτες αυτούς. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις υπολογίζουμε δύο τύπους %ALC, τον τύπο long form και τον τύπο short form. Ο πρώτος λαμβάνει υπόψη του το θόρυβο στο χώρο ενώ ο δεύτερος δεν τον λαμβάνει, αλλά και οι δύο δίνουν γενικά πιο καλή εικόνα καταληπτότητας από την πραγματική. Ο πρώτος πάντως θεωρείται πιο αξιόπιστος.

Ο παραπάνω τύπος για τον υπολογισμό των %ALC μπορεί να δώσει τιμές πάνω από 100% σε περιπτώσεις πολύ χαμηλών τιμών STI.

#### Άλλες ακουστικές παράμετροι

Ακουστικές παράμετροι που δεν θα μας απασχολήσουν στη παρούσα διπλωματική αλλά είναι εξίσου σημαντικές είναι:

- Ακουστικές παράμετροι σκηνής (stage parameters ): STearly (ST1), SΤlate (Cs), STtota l: Αφορούν την ακουστική της σκηνής σε μεγάλες αίθουσες συναυλιών. Ορίζονται ως εξής:

STearly=10log,    STlate=-10log    , STtotal=10log

Οι μονάδες μέτρησης είναι db.Οι ποσότητες εκφράζουν τα εξής:

- STearly: Μέτρο της δυνατότητας των μουσικών ν’ ακούσουν ο ένας τον άλλον στη σκηνή.

- STlate: Μέτρο της έκτασης του φαινομένου της αντήχησης στη σκηνή.

- STtotal: Μέτρο της γενικότερης ακουστικής ποιότητας και του βαθμού στον οποίο ο χώρος βοηθάει την εκτέλεση των μουσικών κομματιών από τους μουσικούς.

- LEF (Lateral Energy Fraction) : Ορίζεται ως λόγος της ενέργειας των πρώτων ανακλάσεων που φθάνουν από τις πλάγιες διευθύνσεις ενός χώρου προς την ενέργεια του απευθείας ήχου και των ανακλάσεων που φθάνουν απ’ όλες τις διευθύνσεις. Αποτελεί μέτρο της αίσθησης που μπορεί να έχει ο ακροατής ότι ο ήχος «καλύπτει», «περιβάλλει» το χώρο, μέτρο της «πλατύτητας» (spaciousness) του ήχου σ’ ένα χώρο. Συνήθως μετρήσεις LEF πραγματοποιούνται όπως και για τις προηγούμενες παραμέτρους, σε μεγάλες αίθουσες θεάτρων, συναυλιών κτλ.

Εκφράσεις της παραμέτρου αυτής είναι οι LFC, LF  οι οποίες και ορίζονται ως   εξής:

LFC = ,  LF =

Οι τιμές που παίρνουν κυμαίνονται από 0 έως 1, με μάξιμουμ την τιμή 1.

- IACC (Interaural cross-correlation coefficient): Μέτρο της ακουστικής διαφοράς με την οποία ένας ακροατής τοποθετημένος σε μία θέση ενός δωματίου, αντιλαμβάνεται τον ήχο που εκπέμπεται από μία πηγή, και φθάνει ταυτόχρονα στο αριστερό και στο δεξί του αυτί. Η σχέση που το ορίζει είναι η εξής:

IACCt = max(),   -1 ms<τ<1ms

όπου Φl,r(τ) η συνάρτηση IACF (Interaural cross-correlation function) ορίζεται ως εξής:

Φl,r(τ) =

όπου οι δείκτες l και r υποδηλώνουν ότι η μέτρηση της ηχητικής πίεσης έγινε στο αριστερό και στο δεξί αυτί αντίστοιχα.

Αναλόγως με τα διαστήματα ολοκλήρωσης που χρησιμοποιούνται στο ολοκλήρωμα προκύπτουν διάφορες εκδοχές του IAAC,όπως IAACA ,IAACE(arly), IAACL(ate).

- G (Strength) ή L (Level):Ο λογαριθμικός λόγος της συνολικής ενέργειας της παλμικής απόκρισης προς την ενέργεια του απευθείας ήχου μετρημένoυ 10 μέτρα από τη πηγή.

για λόγους ευκολίας στη μέτρηση η ενέργεια του απευθείας ήχου μετριέται σε απόσταση  ενός μέτρου  από τη πηγή και μετατρέπεται ανάλογα:

G = 10log+ 20 db

Η μονάδα μέτρησης της είναι σε db. Μία εναλλακτική μέθοδος είναι αντί για τη μέτρηση του απευθείας ήχου σε απόσταση ενός μέτρου, να μετρήσουμε την ίδια πηγή με σταθερό καλιμπραρισμένο σήμα, σε απόσταση 10 μέτρων σε ελεύθερο ηχητικό πεδίο.

Η ακουστική αυτή παράμετρος είναι ένα μέτρο του πως ο υπό μέτρηση χώρος επηρεάζει τη στάθμη του ήχου.

# ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

## ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ  ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Όπως αναφερθήκαμε στη παράγραφο 1.2.2 και φάνηκε και στη συνέχεια η παλμική απόκριση ενός ακουστικού συστήματος είναι - όχι η μόνη αλλά η βασικότερη - πηγή για την απόκτηση της καμπύλης πτώσης αλλά και των εξαιρετικά πολύτιμων πληροφοριών για την ακουστική κατάσταση του συστήματος αυτού. Ποιες είναι όμως οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση της παλμικής απόκρισης ενός ακουστικού συστήματος και πως αυτές αξιολογούνται; Παρακάτω αναφέρονται οι πλέον καθιερωμένες από αυτές.

Παλμική μέθοδος διέγερσης (impulsive excitation method): Η πιο απλή μέθοδος απόκτησης της παλμικής απόκρισης ενός συστήματος, αλλά με μειονεκτήματα. για τη διέγερση του χώρου χρησιμοποιούνται σύντομοι χρονικά κρότοι οι οποίοι προσπαθούν να προσομοιάσουν τη συνάρτηση Dirac. Τέτοια παραδείγματα διεγέρσεων είναι το σκάσιμο ενός μπαλονιού, η έκρηξη ενός πυροτεχνήματος, ένας πυροβολισμός, ένα παλαμάκι.

Τα κυριότερα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου οφείλονται στο χαμηλό σηματοθορυβικό λόγο, σε προβλήματα κατευθυντικότητας (εικ. 2.1), στον χαμηλό βαθμό επαναληψιμότητας. Το αποτέλεσμα είναι δυσκολία στην εξαγωγή αποτελεσμάτων σε ορισμένες ζώνες συχνοτήτων (κυρίως χαμηλές) και επισφαλή αποτελέσματα περισσότερο όσο αφορά τις παραμέτρους ενέργειας συστημάτων με μεγάλους χρόνους αντήχησης. Η παραγωγή των διεγέρσεων μπορεί εναλλακτικά να γίνει και ηλεκτρικά μέσω κάποιου ηχείου - οπότε εξασφαλίζεται η επαναληψιμότητα - αλλά τότε περιορίζεται η ενέργεια του σήματος.

Η μέθοδος δεν συνίσταται για ακριβή υπολογισμό του χρόνου αντήχησης, είναι επαρκής σε περιπτώσεις υπολογισμού των πρώτων ανακλάσεων ενός συστήματος, προτιμάται σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται ιδιαίτερη εμβάθυνση στην ακουστική μελέτη ενός χώρου, και παραμένει ακόμη και σήμερα -παρ’ όλη την εξέλιξη στο συγκεκριμένο τομέα - εν χρήση.

Εικόνα 2-1 Το ανηχοικό φάσμα (smoothed FFT) ενός πιστολιού σε 4 διευθύνσεις ταυτόχρονα. Παρατηρούμε τη προφανή έλλειψη παντοκατευθυντικότητας του σήματος εξαιτίας της απόκλισης στις πλάγιες διευθύνσεις.

Μέθοδος βασιζόμενη στη χρήση ακολουθιών MLS (maximum length sequences): Χρησιμοποιούμε ως πηγή τις ακολουθίες MLS για να διεγείρουμε ακουστικά το σύστημα, και η παλμική απόκριση προκύπτει από την αποσυνέλιξη της απόκρισης του διεγερμένου συστήματος από το σήμα εισόδου MLS.

Πρέπει εδώ να αναφερθούμε στις ιδιότητες των MLS πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή της μεθόδου. Με τον όρο (binary) MLS περιγράφουμε τις ακολουθίες 0 και 1, συνολικού μήκους 2n - 1, οι οποίες μπορούν να παραχθούν στο bit εξόδου ενός δυαδικού καταχωρητή ολίσθησης n bits, καθώς αυτός περνάει διαδοχικά από τις αντίστοιχες 2n – 1 καταστάσεις του (εικ. 2.2). Η λειτουργία του βασίζεται στην ανατροφοδότηση της εισόδου από την έξοδο και κάποιων συγκεκριμένων bits του καταχωρητή που ονομάζονται taps μέσω μίας πύλης XOR, και τη ταυτόχρονη ολίσθηση του καταχωρητή προς τα δεξιά. Η ολοκλήρωση των 2n – 1 καταστάσεων αυτών αποτελεί ένα πλήρη κύκλο για το καταχωρητή ο οποίος μπορεί να επαναληφθεί με την ίδια ακριβώς σειρά καταστάσεων για όσες φορές είναι επιθυμητό.

Η σειρά των καταστάσεων μπορεί ν’ αλλάξει μόνο αν αλλάξει η σειρά και ο αριθμός των taps στο καταχωρητή και έτσι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές «ακολουθίες μέγιστου μήκους» (MLS). Το μήκος επίσης της ακολουθίας μπορεί να αλλάξει και εξαρτάται από το πλήθος των bits του καταχωρητή, και επακόλουθα αλλάζει και η χρονική διάρκεια της ακολουθίας (Sequense Length = 2l  K bits, όπου l = 1,2,3,4…).

Εικόνα 2-2

Η προβλεψιμότητα αυτή των MLS συνδέεται άμεσα με την εξαιρετικά χρήσιμη προοπτική της επαναληψιμότητας - και επομένως της δυνατότητας πλήρους ελέγχου τους - και είναι ένας μόνο από τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείται ευρύτατα στις μετρήσεις ακουστικής. Άλλες πολύτιμες ιδιότητες τους είναι η περιοδικότητα, και το σημαντικότερο απ’ όλα ο υψηλός σηματοθορυβικός λόγος τον οποίο επιδεικνύουν στις μετρήσεις αυτές. Επίσης οι δυαδικές ακολουθίες MLS έχουν βέλτιστη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες δυαδικές ακολουθίες σε διάστημα μίας χρονικής περιόδου. Αυτό αποτελεί μέτρο του υψηλού βαθμού ψευδοτυχαιότητας (pseudo-randomness) που διαθέτουν.

Οι ακολουθίες MLS είναι επομένως ντετερμινιστικές ψευδοτυχαίες ακολουθίες θορύβου με όλα τα οφέλη που μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τη χρήση τους στις μετρήσεις ακουστικής. Ο υψηλός σηματοθορυβικός λόγος μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με τεχνικές όπως το block-averaging (παρ. 3.3.1.1). Στις πρακτικές εφαρμογές οι δυαδικές αυτές ακολουθίες των 0, 1 απεικονίζονται σε διακριτές ακολουθίες σημάτων πλάτους 1, -1 (συμμετρικές MLS), και αυτές μετατρέπονται μέσω ενός D/A, σε σήμα συνεχούς χρόνου (εικ. 2.3) .

Προϋπόθεση για τη χρήση των MLS στις ακουστικές μετρήσεις είναι το υπό μελέτη σύστημα να είναι γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο (LTI). Όπως αναφέρθηκε αρχικά, διοχετεύουμε το σήμα στο σύστημα, και από τη συνέλιξη του με τη περιοδική παλμική απόκριση του συστήματος σε χρόνο μίας περιόδου T (εδώ Τ= 2n ), προκύπτει σαν έξοδος η απόκριση του συστήματος. Κατόπιν, έχοντας την απόκριση του συστήματος και την γνωστή πλέον  ακολουθία MLS, ανακτούμε τη παλμική απόκριση από την αποσυνέλιξη των δύο παραπάνω σημάτων κατευθείαν στο πεδίο του χρόνου, και με μία διαδικασία η οποία είναι γνωστή ως FHT (Fast Hadamard Transform). Η όλη διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για όσες φορές επιθυμούμε, προκειμένου να πάρουμε το βέλτιστο λόγο σήματος προς θόρυβο. Η υλοποίηση της παραπάνω μεθόδου γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σήμερα είναι διαθέσιμη μία μεγάλη γκάμα προγραμμάτων ακουστικής, που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις με MLS, για τη παραγωγή του σήματος αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Περισσότερες πρακτικές λεπτομέρειες για το τρόπο διεξαγωγής των μετρήσεων με MLS θα αναφερθούν σε επόμενες παραγράφους.

Κάποια μειονεκτήματα της μεθόδου MLS που                  μπορούν να αναφερθούν είναι ίσως η υψηλή συγκέντρωση ενέργειας του σήματος,

Εικόνα 2-3 (Α): Σήμα MLS διακριτού χρόνου (Β) : Σήμα MLS συνεχούς χρόνου

σε υψηλές ζώνες συχνοτήτων, οι απαιτήσεις που έχει η μέθοδος από τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις μετρήσεις (κυρίως στη φάση Ι/Ο των σημάτων προς και από τον υπολογιστή), και η όχι ευχάριστη αίσθηση που έχει σαν άκουσμα όταν εκπέμπεται το σήμα ειδικά στη περίπτωση που οι μετρήσεις γίνονται παρουσία κοινού.

Τέλος άλλα περιοδικά σήματα που μοιάζουν με τις ακολουθίες MLS και που χρησιμοποιούνται, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα από το MLS, είναι οι ακολουθίες Legendre,οι κώδικες Barker και Golay.

TDS (Time-Delay Spectrometry ) : Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ως πηγή διέγερσης ένα ημιτονοειδές σήμα, το οποίο σαρώνεται (swept) κατά μήκος της περιοχής συχνοτήτων που μας ενδιαφέρει.

Η απόκριση εξόδου του συστήματος φιλτράρεται με μία σειρά από ζωνοπερατά φίλτρα, και σαν αποτέλεσμα έχουμε εξαιρετικά υψηλούς λόγους σήματος προς θόρυβο. Εξαιρετικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί  – σε αντίθεση με το MLS - και για τη μέτρηση μη γραμμικών και χρονικά αμετάβλητων συστημάτων γεγονός που τη καθιστά ιδανική στη περίπτωση μετρήσεων παρουσία κοινού, όντας και πιο ευχάριστη στο άκουσμα από τη θορυβώδη MLS. Η παλμική απόκριση του υπ’ όψη συστήματος προκύπτει από το μετασχηματισμό Fourier της απόκρισης συχνότητας του συστήματος αυτού.

Τελευταία η τεχνική αυτή κερδίζει έδαφος σε σχέση με τη τεχνική που χρησιμοποιεί τις ακολουθίες MLS στη πραγματοποίηση ακουστικών μετρήσεων.

“Two channel methods” : Θεωρητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε σταθερή πηγή ως διέγερση του χώρου (π.χ ροζ θόρυβος ή μουσική ). Ονομάζεται έτσι γιατί χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα δύο κανάλια εισόδου σε μία μέτρηση: το ένα έχει σαν είσοδο την απόκριση του συστήματος - όπως μέχρι τώρα είχαμε δει – και το δεύτερο έχει το σήμα διέγερσης , το οποίο ενώ διοχετεύεται στο υπό μέτρηση σύστημα, ταυτόχρονα ξαναμπαίνει σαν είσοδος στο σύστημα μέτρησης, για να χρησιμεύσει ως σήμα αναφοράς για την εξαγωγή της απόκρισης συχνότητας  του χώρου που μας ενδιαφέρει. Τέλος, με αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier από την απόκριση συχνότητας, αποκτάμε τη παλμική απόκριση του υπό μέτρηση συστήματος.

Μέθοδος που χρησιμοποιεί σταθερά στοχαστικά σήματα ως διέγερση (θόρυβος): Με τη μέθοδο αυτή παλμικές αποκρίσεις πλήρους ή περιορισμένης ζώνης συχνοτήτων μπορούν να αποκτηθούν. Λόγω της στοχαστικής φύσης του σήματος διέγερσης, πολλές διαφοροποιήσεις από μέτρηση σε μέτρηση μπορούν να παρατηρηθούν και χρειάζεται ένας μεγάλος αριθμός μετρήσεων να πραγματοποιηθούν. Και εδώ η παλμική απόκριση προκύπτει από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier της απόκρισης συχνότητας του συστήματος.

Μέθοδος βασιζόμενη στη διαμόρφωση αμιγών τόνων (warble tones) : Χρησιμοποιείται σαν σήμα διέγερσης ένα ημίτονο το οποίο διαμορφώνεται γύρω από μία κεντρική συχνότητα.

Εξαιτίας της διασκορπισμένης φασματικής ενέργειας, οι διεγέρσεις της μορφής αυτής είναι λιγότερο επιρρεπείς σε αλλοιώσεις της καμπύλης πτώσης λόγω επίδρασης μεμονωμένων αξονικών ρυθμών σε συγκεκριμένες συχνότητες, με αποτέλεσμα πιο ομαλές καμπύλες πτώσης. Βέβαια οι παλμικές αποκρίσεις που παίρνουμε από διεγέρσεις αυτού του τύπου, είναι, όπως είναι αντιληπτό, περιορισμένου συχνοτικού φάσματος. για να πάρουμε ευρυζώνια παλμική απόκριση με διεγέρσεις αυτού του τύπου πρέπει να γίνει μεγάλος αριθμός μετρήσεων για το ίδιο σημείο.

## ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΤΩΣΗΣ

Αναφέρονται κάποιες εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού της καμπύλης πτώσης ενός ακουστικού συστήματος, οι οποίες όμως υστερούν σε αξιοπιστία σε σχέση με τις προαναφερόμενες μεθόδους.

Μέθοδος διακοπτόμενου θορύβου (interrupted noise) : Ο χώρος διεγείρεται χρησιμοποιώντας πλήρους ή περιορισμένης ζώνης παλμικού τύπου διεγέρσεις ή τυχαίο θόρυβο, ο οποίος ξαφνικά σταματάει. Κατόπιν η καμπύλη πτώσης υπολογίζεται είτε μέσω ενός αναλογικού οργάνου ανίχνευσης στάθμης όπως  π.χ ένας plotter, ή παίρνεται ο μέσος όρος της στο χρόνο και δειγματοληπτείται με πολύ μικρή συχνότητα δειγματοληψίας.

Με πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού μετρήσεων και υπολογισμό του μέσου όρου η καμπύλη πτώσης μπορεί  να υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια, και με τη χρήση φίλτρων στο θόρυβο είναι δυνατόν να πετύχουμε αρκετά καλούς λόγους σήματος προς θόρυβο. Όμως η μέθοδος αυτή παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα σε σχέση με τις μεθόδους υπολογισμού της καμπύλης πτώσης της παραγράφου 2.1. Αυτά βασικά είναι :

- Οι καμπύλες πτώσεις εμφανίζουν αυξομειώσεις με τυχαίο τρόπο, και διαφορετικές σε κάθε μέτρηση, γεγονός που οφείλεται στην παρεμβολή των αξονικών ρυθμών του χώρου σε συγκεκριμένες συχνότητες

- Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να αναδείξει λεπτομέρειες πάνω στη καμπύλη πτώσης που μπορεί να είναι πολύ σημαντικές στη μελέτη του συστήματος.

- Σαν μέτρο σύγκρισης να αναφέρουμε ότι η καμπύλη πτώσης η οποία υπολογίζεται από τη παλμική απόκριση με τη μέθοδο Schroeder, ισούται με το μέσο όρο ενός μεγάλου (θεωρητικά άπειρου) αριθμού καμπυλών που μπορούν να αποκτηθούν με τη μέθοδο του διακοπτόμενου θορύβου σε μία μόνο μέτρηση.

Μέθοδος βασιζόμενη στη χρήση αμιγών τόνων(ημιτονοειδή σήματα): Τα ημιτονοειδή σήματα πολύ συχνά χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των αξονικών ρυθμών ενός χώρου.

Οι καμπύλες πτώσεις που προκύπτουν από τη διέγερση των χώρων με ημιτονοειδή, εμφανίζουν πολλές ανομοιομορφίες λόγω της ισχυρής τοπικής σύζευξης μεμονωμένων αξονικών ρυθμών.

# ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τόσο στο υλικό (hardware) αλλά όσο και στο λογισμικό (software) μέρος τους, έχουν καταστεί τα τελευταία χρόνια απαραίτητο - αν όχι αναντικατάστατο –εργαλείο, τόσο στο τομέα της διεξαγωγής των ακουστικών μετρήσεων, όσο και στο μετέπειτα κομμάτι του υπολογισμού και παρουσίασης των ακουστικών παραμέτρων. Η χρησιμότητά τους καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ακουστικής μελέτης ενός συστήματος. Χρησιμοποιούνται τόσο σαν γεννήτορες των σημάτων διέγερσης, αλλά και σαν επεξεργαστές των δεδομένων, αναλυτές των εξαγόμενων παλμικών αποκρίσεων και ως μέσα αποθήκευσης τους. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμπλέκονται στις περισσότερο γνωστές μεθόδους διεξαγωγής μετρήσεων αφού και κάποιες εναλλακτικές μέθοδοι που δεν χρησιμοποιούν Η/Υ στη πρώτη φάση της ακουστικής μελέτης ενός χώρου -που είναι η διεξαγωγή της μέτρησης – υπάρχουν, αλλά και αυτές τελικά κάνουν χρήση υπολογιστή στη φάση της ανάλυσης..

Οι υπολογιστές παρέχουν λειτουργικότητα – σε σχέση με τα όργανα μέτρησης του παρελθόντος - κομψότητα στην ανάλυση και παρουσίαση ,αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία. Βέβαια στη φάση διεξαγωγής των μετρήσεων συνεργάζονται με τον απαραίτητο  εξοπλισμό, όπως είναι ευνόητο. Επίσης τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο τρόπο διεξαγωγής των μετρήσεων και την ανάλυση, πρέπει να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές – διεθνώς παραδεκτές και κατοχυρωμένες - για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία των εξαγόμενων αποτελεσμάτων. Σ’ όλα αυτά θα αναφερθούμε στις επόμενες παραγράφους.

## Εξοπλισμός μετρήσεων

Παρακάτω αναφέρεται το σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε μετρήσεις ακουστικής. Το ποιό είναι το μέρος του εξοπλισμού που κάθε φορά χρησιμοποιείται, εξαρτάται από τον τύπο των παραμέτρων που θέλουμε να μετρήσουμε και την ακολουθούμενη μέθοδο διεξαγωγής των μετρήσεων.

Ηχεία: Σύμφωνα με το ISO 3382 πρέπει να είναι παντοκατευθυντικά (omnidirectional). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με τοποθέτηση 12 ηχείων σε σχηματισμό σφαίρας (dodecahedron loudspeaker). Επίσης η απόκριση συχνότητας τους να είναι όσο το δυνατόν επίπεδη (flat), τουλάχιστον στη περιοχή συχνοτήτων 100-5000 Hz.

Eνισχυτές ηχείων: Δεν πρέπει να τηρούνται κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αρκεί να διαθέτει μία γραμμή εισόδου, μία γραμμή εξόδου προς τα ηχεία, ρύθμιση απολαβής (gain) με διαβάθμιση σε db, και ένδειξη υπερφόρτωσης (overload). Αν υπάρχουν ρυθμιστές όπως bass, treble πρέπει να είναι κλειστοί ή αν υπάρχει κάποιο equalizer πρέπει να μη χρησιμοποιείται. Γενικά οποιεσδήποτε ρυθμίσεις «χρωματίζουν» τον ήχο, ή επηρεάζουν την κατευθυντικότητα του πρέπει να είναι απενεργοποιημένες.

Μικρόφωνα: Αυτά τα διακρίνουμε σε :

- Διακατευθυντικά : Χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις όλων των βασικών παραμέτρων (αντήχησης, ενέργειας, καταληπτότητας, στάθμης), για τις παραμέτρους σκηνής και τη παράμετρο LF στον υπολογισμό της ολικής ενέργειας ( βλ. Παρ. 1.2.4.7 ). Για να πετύχουμε το καλιμπράρισμά τους πρέπει να έχουν 1/2 ή 1 ίντσα διάμετρο.

- Δικατευθυντικά : Χρησιμοποιούνται  στον υπολογισμό της παραμέτρου LF (εικ.3.1 ).

- Δια-δικατευθυντικά : Μικρόφωνα που μπορούν με την εναλλαγή της θέσης ενός διακόπτη να μετατραπούν από διακατεθυντικά σε δικατευθυντικά και το αντίστροφο. Χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις υπολογισμού της παραμέτρου LF.

- “Microphone probes”: Είναι συνδυασμός δύο διακατευθυντικών μικροφώνων (εικ 3.1) τα οποία σε συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους, έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Μία συνήθης απόσταση τοποθέτησης τους που δίνει καλά αποτελέσματα για τη περιοχή από 63-4000 Ηz είναι 12mm. Tα μικρόφωνα αυτά χρησιμοποιούνται στη μέτρηση της παραμέτρου LFC.

Προενισχυτές μικροφώνων : Xρησιμοποιείται για να ενισχύσει την χαμηλή τάση εξόδου του μικροφώνου σε  επίπεδα γραμμής εισόδου του ενισχυτή, της τάξης 1 Vrms. Ένας τυπικός προενισχυτής πρέπει να διαθέτει όλες τις ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν και στους ενισχυτές ηχείων, και επιπλέον σε μερικές περιπτώσεις πυκνωτικών μικροφώνων που χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις, παροχή «phantom power», η οποία είναι τάση +48 V μέσω αντιστατών 6800 Ω, στους ακροδέκτες εισόδου των μικροφώνων.

Κάρτες ήχου: Οποιουδήποτε τύπου, ως αναφορά τον τρόπο επικοινωνίας τους με τον Η/Υ (εσωτερικές ή εξωτερικές), με καλής ποιότητας A/D και D/A μετατροπείς, υποστήριξη σε συχνότητες δειγματοληψίας τουλάχιστον 22050 Ηz και ρύθμιση ελέγχου απολαβής σήματος (hardware ή software). Επίσης προτιμούνται οι κάρτες ήχου full duplex (δηλαδή που έχουν την ικανότητα να ηχογραφούν και να αναπαράγουν ταυτόχρονα), γιατί αυτό είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις συγχρονισμένων μετρήσεων με σήματα MLS, sweep κτλ.

Γεννήτριες σημάτων: Αυτές μπορεί να είναι ψηφιακές γεννήτριες MLS, sweep signals, τυχαίου θορύβου. Επίσης ένα cd-player το οποίο κάνει αναπαραγωγή από ένα ψηφιακό δίσκο τα παραπάνω σήματα προηχογραφημένα, χρησιμοποιείται ως  γεννήτρια σήματος. Βέβαια σήμερα πλέον, το ρόλο των γεννητριών έχει αναλάβει το υλικό του υπολογιστή.

Μέσα για τη δημιουργία παλμικού τύπου σημάτων: Αυτές όπως έχει αναφερθεί μπορεί να είναι μπαλόνια, πιστόλια (άσφαιρα), ή απλά ένα παλαμάκι.

Φορητά ψηφιακά κασετόφωνα: Aυτά πρέπει να  παρέχουν καλής ποιότητας A/D και D/A μετατροπείς, έλεγχο απολαβής σήματος και (προαιρετικά) προενισχυτές μικροφώνων.

«Head simulators»: Πρόκειται για κατασκευαστικό αντίγραφο ενός ανθρώπινου κεφαλιού (εικ. 3.2), στο οποίο στην θέση των αυτιών έχουν τοποθετηθεί μικρόφωνα και στη θέση του στόματος ένα ηχείο. Χρησιμοποιούνται για να εκτελούν «ear simulation» (σύμφωνα με τις προδιαγραφές ITU-T Recommendation P.51)  και «mouth simulation» (προδιαγραφές  ITU-T Recommendation P.57 ή P.58). Στην πρώτη περίπτωση τα μεταχειριζόμαστε στην μέτρηση της παραμέτρου IAAC (παρ. 1.2.4.7) και στη δεύτερη περίπτωση για τον υπολογισμό παραμέτρων καταληπτότητας σύμφωνα με το μοντέλο ΙΕC 60268-16, το οποίο όμως δεν αποκλείει και τη χρήση ενός μικρού ηχείου μέγιστης διαμέτρου 100mm.

Άλλα αντικείμενα: Καλώδια μικρού και μεγάλου μήκους, μετατροπείς μεταξύ διαφορετικών τύπων βυσμάτων, βάσεις μικροφώνων.

Εικόνα 3-1                                                           Εικόνα 3-2

## ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Το διεθνές πρότυπο ISO (International Organization for Standardization) 3382 (Acoustics-Measurement of Reverberation time in auditoria) καθορίζει τους κανόνες που πρέπει να πληρούνται τόσο στη φάση της διεξαγωγής των μετρήσεων, όσο και μετέπειτα, στη φάση εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Η τήρηση αυτών των κανόνων έχουν σαν αποτέλεσμα αξιοπιστία στην αξιολόγηση ενός ακουστικού συστήματος. Το πρότυπο είναι αρκετά μεγάλο για να συμπεριληφθεί ολόκληρο στην εργασία αυτή, αλλά αναφορές σε αυτό έχουν γίνει μέχρι τώρα και θα εξακολουθήσουν να γίνονται όπου χρειαστεί.

Επίσης ένα άλλο πρότυπο κανόνων σχετικό με ακουστικές μετρήσεις και ειδικότερα με μετρήσεις καταληπτότητας, το οποίο χρειάζεται να αναφερθεί, είναι το IEC (International Electrotechnical Commission) 60268-16 ( Sound system equipment – Part 16 : Objective rating of speech intelligibility by speech transmition index).

## ΤΡΟΠΟΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

### Κάνοντας χρήση PC, κάρτας ήχου και ηλεκτροακουστικού  εξοπλισμού

Κατά προτίμηση το PC πρέπει να είναι φορητό για λόγους ευκολίας στη μετακίνηση. Οι εσωτερικές κάρτες ήχου των φορητών υπολογιστών συνήθως δεν πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στη προηγούμενη παράγραφο, γι’αυτό η χρήση μίας εξωτερικής κάρτας ήχου είναι σ’αυτή τη περίπτωση αναπόφευκτη. Ο στοιχειώδης ηλεκτροακουστικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μικρόφωνα, προενισχυτές μικροφώνων, ηχεία και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 3.1 κριθεί απαραίτητος, αναλόγως πάντοτε με τις παραμέτρους που θέλουμε να υπολογίσουμε και τη μέθοδο εξαγωγής της παλμικής απόκρισης που θα ακολουθήσουμε.

Η γενική διαδικασία που ακολουθείται για μία μέτρηση είναι η εξής : Aφού διαλέξουμε το χώρο που θέλουμε να μετρήσουμε, στήνουμε τον εξοπλισμό σύμφωνα πάντα με τη παράμετρο που θέλουμε να μετρήσουμε. (Για τον υπολογισμό των βασικών παραμέτρων  – αντήχησης, ενέργειας, καταληπτότητας - σε μία αίθουσα ομιλίας, τοποθετούμε τη πηγή που θα χρησιμοποιήσουμε ως διέγερση - ηχεία ή παλμική - στην θέση του ομιλητή, και το μικρόφωνο ή μικρόφωνα - αν πρόκειται για  μετρήσεις σε διαφορετικές θέσεις ταυτόχρονα - στην θέση που βρίσκονται οι ακροατές και στο μέσο ύψος που θα βρίσκονταν τα αυτιά αυτών. Έχουμε συνδέσει το καλώδιο του μικροφώνου ή μικροφώνων στην κατάλληλη είσοδο της κάρτας ήχου (ή ενδιάμεσα σε κάποιον προενισχυτή αν αυτό είναι απαραίτητο), και την ανάλογη έξοδο της κάρτας ήχου μέσω του ενισχυτή στα ηχεία.

Βρισκόμαστε σε κάποια θέση κοντά στο PC – αφού έχουμε ενεργοποιήσει το σχετικό λογισμικό και επιλέξει τη μέθοδο διέγερσης - για να μπορούμε να ελέγχουμε το ξεκίνημα και το σταμάτημα της διαδικασίας ή μπορούμε να επιλέξουμε  αυτόματη διαδικασία -αν το λογισμικό το επιτρέπει- και να αποχωρήσουμε από το χώρο. Η μέτρηση ξεκινάει και τελειώνει, η παλμική απόκριση ηχογραφείται για τη μία ή τις περισσότερες θέσεις που έχουμε επιλέξει. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όσες διαφορετικές θέσεις μέσα στο χώρο κρίνουμε σκόπιμο να μετρήσουμε. Αποθηκεύουμε τις εξαγόμενες παλμικές αποκρίσεις στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή όπου θα είναι διαθέσιμες για την ανάλυση που θα ακολουθήσει την ίδια ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή επιθυμούμε.

Το λογισμικό με το οποίο είναι εφοδιασμένος ο υπολογιστής μας είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι της όλης διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και εμπλουτιζόμενα με νέες λειτουργίες προγράμματα, συνεργαζόμενα με το υλικό μέρος του υπολογιστή που συνεχώς ισχυροποιείται, έχουν αναλάβει να αντικαταστήσουν επάξια τα αναλογικά όργανα του παρελθόντος. Στη διπλωματική αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα μέρος του λογισμικού που είναι διαθέσιμο, και το οποίο περιγράφεται συνοπτικά στην επόμενη ενότητα. Τα ονόματα των προγραμμάτων αυτών: DIRAC, SIA-SMAART ACOUSTIC TOOLS INTELLIGIBILITY, SIA- SMAART ACOUSTIC TOOLS ANALYSIS, SAMPLE CHAMPION, AURORA 96 (COOL EDIT pro 2.0 Plug-in). Μέσα από την αναφορά στα προγράμματα αυτά, προκύπτουν και στοιχεία για λεπτομέρειες της διαδικασίας μέτρησης. Επίσης στην φάση της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν προγράμματα όπως το MATLAB για το τρέξιμο εφαρμογής υπολογισμού και παρουσίασης χρόνων αντήχησης, και προγράμματα γενικότερης επεξεργασίας αρχείων ήχου όπως το SPECTRALAB ή το SOUNDFORGE. Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με την οργάνωση, παρουσίαση και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το γνωστό πρόγραμμα EXCEL, το οποίο συνεργάζεται απευθείας με κάποια από τα παραπάνω προγράμματα.

#### Αναφορά στα προγράμματα ακουστικής

Dirac ver.2 – Acoustics Engineering

Γενικά

Το πρόγραμμα μετράει ακουστικές παλμικές αποκρίσεις, χρησιμοποιώντας κάρτα ήχου και μικρόφωνα τα οποία συνδέονται μέσω προενισχυτών. Από τις παλμικές  αποκρίσεις το Dirac υπολογίζει την απόκριση συχνότητας και ακουστικές παραμέτρους, όπως ο χρόνος αντήχησης, η διαύγεια ή παραμέτρους καταληπτότητας.

Εικόνα 3-3 Αρχικό παράθυρο του προγράμματος Dirac

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τεχνικές τόσο με παλμικές πηγές διέγερσης όσο και πιο απαιτητικές τεχνικές με MLS και sweep σήματα.

Στο Dirac οι ακουστικές παράμετροι υπολογίζονται με βάση το ISO 3382 και το IEC 60268-16. Υποστηρίζει επίσης τόσο καλιμπράρισμα της κάρτας ήχου όσο και ολόκληρου του συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μέτρηση, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο στον υπολογισμό των παραμέτρων LF και G.

Τέλος στο Dirac η παραγωγή και ηχογράφηση σημάτων γίνεται σε συχνότητες δειγματοληψίας 22050, 44100, 48000 και 96000 Hz. Επίσης υποστηρίζει το διάβασμα αρχείων wav, txt και tim οποιασδήποτε συχνότητας δειγματοληψίας δημιουργημένα από άλλα προγράμματα.

Μετρήσεις με το Dirac

Ξεκινώντας το πρόγραμμα, η κεντρική οθόνη είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα       3.3. Aφού έχουμε στήσει κατάλληλα τον εξοπλισμό μας όπως περιγράφεται παραπάνω στη παράγραφο 3.3.1, μπορούμε να ξεκινήσουμε μία μέτρηση μέσω του μενού File(Measure ή πατώντας το radio button με σύμβολο το κόκκινο κύκλο που φαίνεται και στην εικόνα. Στο παράθυρο που θα ανοίξει και που βλέπουμε στην εικόνα 3.4  προβάλλονται όλες οι επιλογές μας.

Έχουμε την ευχέρεια να επιλέξουμε μεταξύ δύο βασικών μεθόδων διεξαγωγής της μέτρησης: To σήμα διέγερσης να προέρχεται από την εσωτερική γεννήτρια παραγωγής του Dirac (radio button Internal πατημένο), ή να παράγεται εξωτερικά (radio button External πατημένο) από κάποια συσκευή αναπαραγωγής αρχείων ήχου, όπως π.χ ένα cd-player, στην οποία έχουμε εισάγει ένα ψηφιακό δίσκο με προηχογραφημένα σήματα από τη γεννήτρια σημάτων διέγερσης του Dirac (MLS ή sweep) ή τυχαίο θόρυβο από κάποια γεννήτρια θορύβου. Στη περίπτωση της εξωτερικής πηγής αυτή μπορεί να είναι και  παλμική πηγή διέγερσης πχ. ένα πιστόλι, ένα μπαλόνι, ένα παλαμάκι. Σε κάθε περίπτωση οι συνδέσεις των σημάτων εισόδου-εξόδου σε σχέση με τον υπολογιστή, φαίνονται σχηματικά στην εικόνα  3.5. Στη περίπτωση του εξωτερικού θορύβου (External Noise), χωρίζουμε το σήμα σε δύο μέρη εκ των οποίων το πρώτο αποστέλλεται στο ηχείο και το δεύτερο εισάγεται ξανά σαν είσοδος από ένα δεύτερο κανάλι στη κάρτα ήχου για να

Εικόνα 3-4

χρησιμοποιηθεί ως σήμα αναφοράς για την αποσυνέλιξη της παλμικής απόκρισης από την απόκριση του συστήματος (Τwo channel method, παρ. 2.1).

Εικόνα 3-5

Επιλέγουμε επίσης τον τύπο του δέκτη (Receiver), αναλόγως με το τύπο της παραμέτρου που θέλουμε να μετρήσουμε.

Πατώντας το push button Test ρυθμίζουμε τις στάθμες εισόδου (Record) και εξόδου (Gain ) - όταν πρόκειται για εσωτερικά ή εξωτερικά παραγόμενα σήματα - μέσω των κυλιόμενων μπαρών ή εξωτερικά από τη κάρτα ήχου και το προενισχυτή του μικροφώνου, έτσι ώστε η στάθμη του σήματος εισόδου να μην περνάει ποτέ στην «κόκκινη» περιοχή. Για το σήμα τύπου Ιmpulse η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει χωρίς το πάτημα του κουμπιού αυτού.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτές είναι και οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται γενικότερα στις μετρήσεις με PC, για την εξαγωγή της παλμικής απόκρισης. Θα μπορούσε σε άλλη περίπτωση το σύστημα παραγωγής σημάτων να εμπλουτιζόταν με κάποια φίλτρα στην παραγωγή πχ. του MLS ή του sweep (πχ. φίλτρο RASTI, αποκλειστικά για μετρήσεις καταληπτότητας), αλλά αυτές είναι στη γενική περίπτωση οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται.

Στις ρυθμίσεις που χρειάζονται να γίνουν πριν ξεκινήσει μία μέτρηση θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα εξής :

- To μήκος του παραγόμενου εσωτερικά ή του προηχογραφημένου σήματος διέγερσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την εκτιμώμενη τιμή του χρόνου αντήχησης για το χώρο που θέλουμε να μετρήσουμε. Επίσης στη περίπτωση της εξωτερικής πηγής, για να έχουμε σωστά αποτελέσματα, πρέπει το μήκος του σήματος που ορίζουμε στο πεδίο Length, να είναι το ίδιο με το μήκος του προηχογραφημένου σήματος.

- Σε περιπτώσεις που ο θόρυβος που υπάρχει στο χώρο μέτρησης είναι υψηλός έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία επαναλήψεις ενός κύκλου της ακολουθίας MLS ή sweep (έως 1000!) ορίζοντας τη τιμή του πεδίου Pre-average που φαίνεται στη εικόνα 3.4 και να αυξήσουμε έτσι το INR. Η τεχνική αυτή είναι μέρος της τεχνικής block-averaging που αναφέρθηκε στη παράγραφο 2.1, σύμφωνα με την οποία παίρνοντας το μέσο όρο απ’ όλες τις επαναλήψεις που συνολικά γίνονται ελαττώνεται η τελική στάθμη του θορύβου στη μέτρηση. Όταν κάνουμε pre-average, το σύστημα δεν υπολογίζει τη παλμική απόκριση σε κάθε κύκλο και αφού ολοκληρωθούν οι κύκλοι εξάγει το μέσο όρο τους, αλλά υπολογίζει μία φορά τη παλμική απόκριση -στο τέλος όλων των κύκλων- με βάση το μέσο όρο από τα δεδομένα των αποκρίσεων του συστήματος (raw files) που παρήχθησαν σε κάθε κύκλο ξεχωριστά.Yπάρχει και η τεχνική post-average που υπολογίζει, όπως αναφέρθηκε, το μέσο όρο με τον αντίθετο ακριβώς τρόπο και προτιμάται σε ιδιαίτερα θορυβώδη περιβάλλοντα.

- Θα πρέπει να προσέχουμε κατά τη διάρκεια της μέτρησης να μην ακουστούν ανεξέλεγκτοι ήχοι ή να μην υπάρχουν, για παράδειγμα, άτομα που τριγυρίζουν μέσα στο χώρο γιατί έτσι διαταράσσεται η ιδιότητα του γραμμικού και χρονικά αμετάβλητου που πρέπει να διέπει τις μετρήσεις.

- Τέλος, να αναφέρουμε ότι οι μετρήσεις με τα εσωτερικά παραγόμενα σήματα είναι συγχρονισμένες, δηλαδή όταν πατήσουμε το κουμπί Start ξεκινάει ταυτόχρονα τόσο η αναπαραγωγή όσο και η ηχογράφηση και επομένως από τη παλμική απόκριση που θα προκύψει, μπορούμε να υπολογίσουμε με μεγάλη ακρίβεια –κάνοντας μία διόρθωση εξαιτίας της χρονικής καθυστέρησης μεταξύ της εξόδου και της εισόδου της κάρτας ήχου- τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στη μέτρηση ο απευθείας ήχος.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις ισχύουν για όλες τις ανάλογες περιπτώσεις προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους μέτρησης της παλμικής απόκρισης.

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη μέτρηση. Στη περίπτωση της χρήσης cd-player για την εξωτερική παραγωγή των σημάτων διέγερσης πρώτα θέτουμε σε λειτουργία τη συσκευή και κατόπιν πατάμε το κουμπί Start, ενώ στη περίπτωση της χρήσης ενός πιστολιού πατάμε το Start και μετά ξεκινάμε τις ρίψεις. Η ηχογράφηση γίνεται συγχρονισμένα στη περίπτωση των εσωτερικά παραγόμενων σημάτων. Όποια και να είναι η περίπτωση στο τέλος της ηχογράφησης η παλμική απόκριση υπολογίζεται και σχεδιάζεται σε γραμμική κλίμακα -στη περίπτωση μονοκάναλης εγγραφής -όπως φαίνεται στην εικόνα 3.6.

Εικόνα 3-6 Σχεδίαση της αποκτηθείσας παλμικής απόκρισης μέσω της μέτρησης στο Dirac.

Μέσω του μενού View η παλμική απόκριση μπορεί να απεικονιστεί σε διάφορες μορφές (Reflectogram /Decay curve /Schroeder curve) (εικ. 3.7), να αναλυθεί με φίλτρα σε ανάλυση οκτάβας ή 1/3 οκτάβας ή να δούμε το φάσμα της. Μπορούμε να την ακούσουμε πατώντας το κουμπί Play και τέλος να την αποθηκεύσουμε μέσω του μενού File(Save.

Εξαγωγή αποτελεσμάτων-Ανάλυση

Τα αποτελέσματα εξάγονται σε ανάλυση οκτάβας μέσω του μενού Parameters όπου είναι οργανωμένα ως εξής: ISO 3382/Reverberation/Spaciousness/Energy Ratios/Levels/Speech(εικ. 3.8). Επίσης στο ίδιο μενού με την επιλογή Graph/Statistics υπολογίζονται στατιστικά δεδομένα πάνω σε ένα πλήθος παλμικών αποκρίσεων και παρατίθενται σε γραφική μορφή σε ανάλυση οκτάβας ή 1/3 οκτάβας. Όλα τα αποτελέσματα από το μενού αυτό μπορούν να εξαχθούν σαν αρχεία κειμένου (.txt)

Εικόνα 3-7 Υπολογισμοί του προγράμματος Dirac.Πάνω, “decay curve” (καμπύλη     πτώσης), κάτω “Schroeder curve” (καμπύλη Schroeder).

Εικόνα 3-8 Yπολογισμοί του προγράμματος Dirac.Πάνω : όλες οι παράμετροι σύμφωνα με το ISO 3382.Κάτω :Παράμετροι καταληπτότητας.

Smaart Acoustic Tools Intelligibility ver.4.1.2 - Sia Software Inc.

Γενικά

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα τόσο μέτρησης όσο και ανάλυσης της παλμικής απόκρισης ενός ακουστικού συστήματος. Η μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη τεχνική MLS χρησιμοποιώντας εσωτερική γεννήτρια, είτε με την τεχνική Dual FFT (Two channels method, παρ. 2.1) χρησιμοποιώντας εσωτερική ή εξωτερική γεννήτρια.H ανάλυση βασίζεται είτε στα σήματα που ηχογραφεί το ίδιο το πρόγραμμα είτε σ’ αυτά που μπορεί να ανοίξει μέσω του μενού File(Open, και τα οποία μπορεί να είναι σε μορφή αρχείων wav ( 44100 ή 48000 Hz ) και bit depth 8-24 bit.Υπολογίζει όλες τις παραμέτρους καταληπτότητας STI, RASTI, ALCONS (long & short methods), χρόνους αντήχησης EDT, Τ20, Τ30, EDT(R) (σχετικός χρόνος EDT) και Τ(R) (σχετικός χρόνος αντήχησης), DTR(direct to reverb time), καθώς και τη διαύγεια C για χρόνους που μπορούν να οριστούν από το χρήστη.

Δύο είναι τα σημεία που μπορούν να αναφερθούν γι’αυτό το πρόγραμμα : Πρώτον το ενδιαφέρον γραφικό του περιβάλλον, και δεύτερο το ότι ο υπολογισμός των παραμέτρων –εκτός από τις EDT, T20, T30, STI, RASTI που υπολογίζονται αυτόματα και με βάση καθιερωμένες τεχνικές - γίνεται με βάση τον εντοπισμό και σημείωση από το χρήστη πάνω στο γράφημα της παλμικής απόκρισης, των θέσεων στις οποίες αρχίζει η αντήχηση (marker Lr), και της στάθμης του θορύβου (marker Ln), όπως φαίνεται στην εικόνα 3.9. Υπάρχει και άλλο ένα σημείο το οποίο χρησιμοποιείται στον υπολογισμό αυτό και είναι το σημείο στο οποίο προσδιορίζεται η έλευση του απευθείας ήχου (marker Ld), αλλά αυτό υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Στο βαθμό επομένως της προσεγγιστικότητας και του  σφάλματος που είναι δυνατό να προέλθει από τη τοποθέτηση των σημείων αυτών από το χρήστη, θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε ότι οι παράμετροι που επηρεάζονται από τη διαδικασία αυτή, ίσως να μην είναι απολύτως ακριβείς.

Μέτρηση με το πρόγραμμα

Το κεντρικό παράθυρο του προγράμματος φαίνεται στην εικόνα 3.10. Πηγαίνοντας στο μενού File(Record Impulse εμφανίζεται το παράθυρο που φαίνεται στην εικόνα 3.11(α)  και το οποίο για μετρήσεις Dual FFT με ροζ θόρυβο ή άλλο σήμα, φαίνεται στην εικόνα 3.11(β).

Εικόνα 3-9

Εικόνα 3-10 Κεντρικό παράθυρο του προγράμματος Smaart Acoustic tools Intelligibility.

Εικόνα 3-11 (α) αριστερά  και (β) δεξιά.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπ’όψην όλες τις παρατηρήσεις και τις αναφορές που έγιναν, για τις ανάλογες μετρήσεις με το πρόγραμμα Dirac,σε σχέση πάντα με το διαφορετικό γραφικό περιβάλλον και ιδιαιτερότητες του προγράμματος αυτού. Στο τέλος της ηχογράφησης, η παλμική απόκριση υπολογίζεται και σχεδιάζεται αυτόματα σε λογαριθμική κλίμακα πλάτους (εικ.    3.12), και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις επαρκούς δυναμικής περιοχής όπως αναλύθηκαν στη παράγραφο 1.2.4.4, οι ευθείες Standard EDT, Standard T20, Standard T30  σχεδιάζονται (εφόσον το έχουμε επιλέξει) μαζί με τη καμπύλη Schroeder.

Eξαγωγή αποτελεσμάτων-Ανάλυση

Ακολουθώντας τη διαδικασία με τους markers, υπολογίζουμε τον σχετικό χρόνο αντήχησης Τ. Το πρόγραμμα διαθέτει φίλτρα για ανάλυση του σήματος σε ζώνες οκτάβας και 1/3 οκτάβας, και έτσι διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να ακολουθηθεί και  για κάθε ένα από τα φιλτραρισμένα σήματα που προκύπτουν. Πατώντας το button  All bands Table στο δεξί μέρος της κεντρικής

Εικόνα 3-12

οθόνης,έχουμε συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα απ’ όλες τις παραμέτρους για τις ζώνες συχνοτήτων που τα έχουμε υπολογίσει, για τη συγκεκριμένη ανάλυση συχνότητας στην οποία βρισκόμαστε( εικ. 3.13 ). Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα υπολογισμού των Standard παραμέτρων (EDT, T20, T30) στις ζώνες από 100-5000 Hz σε ανάλυση οκτάβας, και 125-4000 Hz σε ανάλυση 1/3 οκτάβας,ενώ όλες οι παράμετροι υπολογίζονται και σε πλήρη ζώνη (broadband).Πατώντας το πλήκτρο Save τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ΑSCII μορφή. Mέσω του μενού File(Save αποθηκεύουμε τη παλμική απόκριση ως αρχείο wav.

Εικόνα 3-13 Πίνακας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Smaart Acoustic Tools Intelligibility

Smaart Acoustic Tools Analysis ver.4.1.2 - Sia Software Inc.

Γενικά

Το δεύτερο πρόγραμμα της ίδιας σειράς προγραμμάτων της εταιρείας. Διαβάζει αρχεία wav (ένα ή δύο ταυτόχρονα) της ίδιας συχνότητας δειγματοληψίας και βάθους bit με το Intelligibility module,και τα απεικονίζει αρχικά σε άξονες πλάτους-χρόνου, ενώ το γραφικό του περιβάλλον είναι παρόμοιο.

Εκτός από τις κλασσικές δυνατότητες  ακουστικής ανάλυσης της παλμικής απόκρισης ενός συστήματος, παρέχει και τη δυνατότητα μετασχηματισμού της από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας, μέσω FFT (Fast Fourier Transform), και απεικόνισης της σε μία ή περισσότερες μορφές (Time Slice, Frequency Slice, Spectro) χρησιμοποιώντας διαφορετικά φίλτρα (Νarrowband, Octave, 1/3Octave) ή κλίμακες σχεδιασμού (Linear, logarithmic στον άξονα της συχνότητας). Στις εικόνες 3.14 και 3.15 βλέπουμε την ανάλυση της παλμικής απόκρισης ενός χώρου -

Εικόνα 3-14

Εικόνα 3-15

που φαίνεται στο πάνω μέρος των παραθύρων σε γραμμική κλίμακα πλάτους– χρησιμοποιώντας  δύο από τους δυνατούς τρόπους απεικόνισης της –Time Slice και Spectro αντίστοιχα.

Από το Analysis module μπορούμε μέσω του κουμπιού Intelligibility  που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος του κεντρικού παραθύρου της εφαρμογής να μεταπηδήσουμε στο Intelligibility module,και αντίστροφα όταν βρισκόμαστε στο Intelligibility module.

Sample Champion pro ver. 3.0 – Paolo Guidorzi

Γενικά

Ένα πολύ αξιόλογο πρόγραμμα το οποίο εκτός των πολλών άλλων δυνατοτήτων του παρέχει και τη δυνατότητα μέτρησης της παλμικής απόκρισης με τη χρήση της τεχνικής MLS και την επακόλουθη ακουστική ανάλυσή της, μέσω των δυνατοτήτων επεξεργασίας που παρέχει το ενσωματωμένο στο κεντρικό πρόγραμμα  Room Acoustics plug-in. Επίσης μπορεί να ανοιχθεί και να αναλυθεί παλμική απόκριση η οποία μετρήθηκε από κάποιο άλλο πρόγραμμα.

Οι δυνατότητες του προγράμματος όπως αναφέρθηκε είναι πάρα πολλές, θα αναφερθούμε επιγραμματικά στα εξής : Το κεντρικό παράθυρο του προγράμματος φαίνεται στην εικόνα 3.16. Στη γραμμή εργαλείων που φαίνεται στο πάνω μέρος του υπάρχουν όλα τα κουμπιά που οδηγούν στις βασικές λειτουργίες του προγράμματος. Αν θέλουμε να εισάγουμε μία παλμική απόκριση ,που μετρήθηκε από άλλο πρόγραμμα, για επεξεργασία, χρησιμοποιούμε το Open  και η παλμική απόκριση σχεδιάζεται στο πεδίο του χρόνου είτε μέσω του παραθύρου Scope ή του Impulse Response  όπως φαίνεται στην εικόνα 3.17. Μέσω του κουμπιού Meas (εικ.3.18) επιλέγουμε τον τύπο της επεξεργασίας που θέλουμε να κάνουμε. Αν μας ενδιαφέρει η ακουστική ανάλυση επιλέγουμε το plug-in Room Acoustics (εικ.3.19 )

Εικόνα 3-16

μέσω του οποίου υπολογίζονται οι βασικές ακουστικές παράμετροι σύμφωνα με το ISO 3382, μπορούμε να δούμε τη παλμική απόκριση σε μία ή περισσότερες μορφές, ή να εξάγουμε τα αποτελέσματα και τα γραφήματα στο Clipboard σε ανάλυση οκτάβας ή 1/3 οκτάβας. Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα προαιρετικής χρήσης της τεχνικής noise compensation που αναφέρθηκε στη παράγραφο 1.2.4.3  στον υπολογισμό της καμπύλης Schroeder.

Aν θέλουμε να κάνουμε μέτρηση με MLS πρέπει πρώτα να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις μέσω του παραθύρου Settings (εικ.3.20) και κατόπιν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία καταγραφής πατώντας το Sync. Στο τέλος της διαδικασίας, η παλμική απόκριση σχεδιάζεται αυτόματα μέσω του παραθύρου Impulse Response και κατόπιν μπορούμε να την επεξεργαστούμε ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αποθηκεύουμε την παλμική απόκριση, μέσω του κουμπιού Save σε κάποιον από τους τύπους αρχείων wav, ire, tim, txt.

Εικόνα 3-17 Ανοίγoντας το αρχείο wav η παλμική απόκριση σχεδιάζεται στο παράθυρο Impulse Response ή Scope.

Εικόνα 3-18

Εικόνα 3-19

Aurora 96 (Cool Edit 2.0 plug-in)

Γενικά

Ομάδα προγραμμάτων ακουστικής τα οποία τρέχουν μέσα από το περιβάλλον του γνωστού προγράμματος πολυκάναλης ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου Cool Edit. Παρέχουν δυνατότητες τόσο μέτρησης της παλμικής απόκρισης με τη τεχνική MLS, όσο και επεξεργασίας της μέσω κάποιων εφαρμογών ανάμεσα στις οποίες και η Acoustical Parameters. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής ως αρχείου wav μίας παλμικής απόκρισης μετρημένης μέσω άλλου προγράμματος στο κυρίως πρόγραμμα και η ακόλουθη επεξεργασία του με τις εφαρμογές του plug-in.

Εικόνα 3-20 Παράθυρο ρύθμισης μετρήσεων του προγράμματος Sample Champion.

O υπολογισμός των ακουστικών παραμέτρων γίνεται και εδώ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 3382.Υπολογίζονται όλες οι βασικές παράμετροι - δύο εκφράσεις της διαύγειας (C50 και C80) - και μία έκφραση του χρόνου αντήχησης ορισμένη από το χρήστη (RTuser).Οι παράμετροι υπολογίζονται σε ανάλυση οκτάβας από 31.5 Hz έως 16 KHz, καθώς και σε πλήρη ζώνη (πλεονέκτημα του προγράμματος), ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αλγόριθμου αντιστάθμισης θορύβου (noise compensation), για τον υπολογισμό της καμπύλης Schroeder.Τα αποτελέσματα μπορούν αντιγραφούν στο Clipboard. O τρόπος αναπαράστασης των αποτελεσμάτων φαίνεται στην εικόνα 3.21 .

Εικόνα 3-21

### Κάνοντας χρήση γεννήτριας σημάτων διέγερσης, φορητού ψηφιακού κασετοφώνου και ηλεκτροακουστικού εξοπλισμού

Μία εναλλακτική τεχνική μετρήσεων περιγράφεται σ’αυτή τη παράγραφο. Η χρήση της είναι αναγκαία στη περίπτωση που μία κάρτα ήχου τύπου full dοuplex –για συγχρονισμένες μετρήσεις με σήματα διέγερσης MLS ή ημιτονοειδή σάρωσης –δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό μπορεί να συμβεί  στη περίπτωση που χρησιμοποιούμε φορητό PC στις μετρήσεις μας, τα περισσότερα από τα οποία δεν διαθέτουν εσωτερικές κάρτες ήχου κατάλληλης ποιότητας για διεξαγωγή ακουστικών μετρήσεων. Επίσης σε περιπτώσεις που οι θέσεις μέτρησης είναι μακριά από το PC, χρειαζόμαστε μεγάλου μήκους καλώδια ή ασύρματο δίκτυο για την επικοινωνία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ωφέλιμου σήματος.

Στη περίπτωση αυτή, η πρώτη φάση διεξαγωγής μίας μέτρησης - που είναι η καταγραφή της απόκρισης του συστήματος στο σήμα διέγερσης και η αποθήκευσή της –αναγκαστικά επειδή δεν χρησιμοποιούμε κάρτα ήχου –και επομένως ούτε υπολογιστή- διαφέρει από ότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Το σήμα διέγερσης παράγεται από μία γεννήτρια σημάτων –με τον ορισμό που δόθηκε στη παράγραφο 3.1 για τις γεννήτριες- η οποία συνδέεται μέσω ενός ενισχυτή με τα ηχεία, και η καταγραφή της απόκρισης γίνεται μέσω μικροφώνων και του προενισχυτή τους - αν είναι απαραίτητο- σε ένα φορητό ψηφιακό κασετόφωνο (DAT). Τα αρχεία που δημιουργούνται και αποθηκεύονται μ’ αυτή τη διαδικασία είναι της μορφής (.raw, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Ως σήμα διέγερσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί MLS ή sweep. Στη δεύτερη φάση διεξαγωγής της μέτρησης - η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εκείνη τη στιγμή ή και αργότερα στο εργαστήριο - που είναι η φάση της συσχέτισης της αποθηκευμένης απόκρισης με το σήμα διέγερσης για την αποσυνέλιξη της παλμικής απόκρισης και το τελικό υπολογισμό της ,συνδέουμε την έξοδο του DAT με την είσοδο της κάρτας ήχου του υπολογιστή και χρησιμοποιούμε κάποιο από τα προγράμματα που έχουν ήδη αναφερθεί για τη πραγματοποίηση της εργασίας αυτής.

Ο ηλεκτροακουστικός εξοπλισμός που μεταχειριζόμαστε είναι ηχεία, μικρόφωνα, ενισχυτές (ηχείων ή και μικροφώνων), γεννήτρια θορύβου, καλώδια κ.τ.λ πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν γι’ αυτά στη παράγραφο 3.1 και αναλόγως με τον τύπο της παραμέτρου που θέλουμε να μετρήσουμε, όπως αναφέρθηκε. Oι πιθανές θέσεις τοποθέτησης των ηχείων ή των μικροφώνων, κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της μέτρησης είναι οι ίδιες με  αυτές που αναφέρθηκαν στη παράγραφο 3.3.1 για τη διεξαγωγή των αντίστοιχων μετρήσεων. Μπορούμε να  ηχογραφήσουμε την απόκριση σε μία ή περισσότερες θέσεις στο χώρο που θέλουμε να μετρήσουμε. Επίσης ,επειδή η μέτρηση αυτή είναι ασύγχρονη για να υπολογίσουμε το σημείο της έλευσης του απευθείας ήχου στην προκύπτουσα παλμική απόκριση θα πρέπει για κάθε θέση που μετράμε να καταγράφουμε και την απόσταση μεταξύ των ηχείων και του μικροφώνου. Να επαναλάβουμε επίσης συνοπτικά όσα αναφέρθηκαν και στη παράγραφο 3.3.1.1:

- Ο τύπος του σήματος MLS ή sweep που χρησιμοποιούμε στη γεννήτρια σημάτων πρέπει να είναι ο ίδιος με το τύπο που θα χρησιμοποιήσουμε κατόπιν στη φάση της αποσυνέλιξης.

- Το μήκος μίας περιόδου του MLS ή του sweep πρέπει να είναι μεγαλύτερο από αυτό του εκτιμώμενου χρόνου αντήχησης

- Αν θέλουμε για κάποια θέση να χρησιμοποιήσουμε pre-averaging,θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε το συνολικό μήκος του σήματος διέγερσης να είναι μεγαλύτερο από το μήκος της περιόδου του, τόσες φορές όσες ο αριθμός των παλμικών αποκρίσεων των οποίων θα πάρουμε το μέσο όρο.

- Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη γραμμικότητα και το χρονικά αμετάβλητο του χώρου κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Στα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου αναφέρουμε την ελαφρώς μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα πραγματοποίησης της από τη προηγούμενη μέθοδο, καθώς και το λιγότερο εξοπλισμό που απαιτεί στη πρώτη και πιο δύσκολη φάση της μέτρησης. Ένα σημαντικό μειονέκτημα όμως – που τελικά τη καθιστά ασύμφορη - είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε άμεση εποπτεία των αποτελεσμάτων των μετρήσεών μας, τουλάχιστον με τόσο εύκολο τρόπο όπως στην μέθοδο της προηγούμενης παραγράφου, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να χρειαστεί να επαναλάβουμε τις μετρήσεις μας, αν στη τελική φάση διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν λειτούργησε σωστά.

Τέλος να αναφέρουμε ότι μπορούμε να διεξάγουμε τη μέτρηση αυτή με ακόμη λιγότερο εξοπλισμό, αν αντί για γεννήτρια χρησιμοποιήσουμε σαν διέγερση παλμικού τύπου σήμα όπως ένα παλαμάκι. Σ’ αυτή τη περίπτωση αυτό που καταγράφεται στο κασετόφωνο είναι φυσικά η παλμική απόκριση του υπό μέτρηση χώρου.

### Κάνοντας χρήση ενός RTA (Real Time Analyser) και ηλεκτροακουστικού εξοπλισμού

Ένα Real Time Analyser είναι ένα αυτόνομο φορητό όργανο μέτρησης, που εκτός των άλλων έχει την δυνατότητα υπολογισμού ακουστικών παραμέτρων (αναλόγως τη περίπτωση μπορεί να καταγράψει την καμπύλη πτώσης, να υπολογίσει χρόνους αντήχησης, παραμέτρους καταληπτότητας κτλ.). Είναι συνήθως εφοδιασμένο με εσωτερική γεννήτρια σημάτων την οποία χρησιμοποιεί για να παράγει τα σήματα διέγερσης και σε κάποιες περιπτώσεις και με ενσωματωμένο μικρόφωνο μετρήσεων. Ένα τέτοιο όργανο μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό που απαιτείται ανά περίπτωση (για τη μέτρηση των βασικών παραμέτρων, ηχεία, ενισχυτής ηχείων, μικρόφωνα και προενισχυτής τους, καλώδια, πάντα σύμφωνα με τις αναφερθείσες προδιαγραφές), συντελούν στη διεξαγωγή μίας ξεχωριστής αλλά σημαντικής τεχνικής μέτρησης.

Η διαδικασία μίας μέτρησης είναι η εξής : Αφού διαλέξουμε το χώρο που θέλουμε να μετρήσουμε τοποθετούμε το ηχείο στη θέση που κρίνουμε ως καταλληλότερη (όπως έχει ήδη αναφερθεί, συνήθως σε αίθουσες ομιλίας είναι η θέση του ομιλητή), και το RTA πάνω στη βάση που το συνοδεύει και – εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το ειδικό ενσωματωμένο μικρόφωνο της συσκευής - στη θέση που εκτιμάμε ότι θα βρισκόταν τα αυτιά ενός μέσου ύψους ακροατή. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε εξωτερικό μικρόφωνο μετρήσεων, το συνδέουμε μέσω προενισχυτή στην ανάλογη είσοδο της συσκευής, και παίρνουμε τις ίδιες προφυλάξεις για το ύψος του. Συνδέουμε την έξοδο που διαθέτει η συσκευή, μέσω του ενισχυτή με τα ηχεία και αφού κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις πάνω στη συσκευή (που ποικίλουν αναλόγως το τύπο της και το είδος της μέτρησης που θέλουμε να κάνουμε), ξεκινάμε τη μέτρηση.

Το σήμα διέγερσης σε συνήθεις περιπτώσεις είναι ροζ θόρυβος (noise burst), για τον υπολογισμό του χρόνου αντήχησης, ή ειδικά διαμορφωμένος ροζ θόρυβος για τον υπολογισμό παραμέτρων καταληπτότητας (STI, RASTI, %ALC). Η εκπομπή του σήματος διέγερσης και η καταγραφή της απόκρισης του συστήματος γίνεται συγχρονισμένα -επομένως και η επεξεργασία και εξαγωγή της παλμικής απόκρισης -και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη του οργάνου, ή μπορούν να αποθηκευθούν και να σταλούν αργότερα στον υπολογιστή για περαιτέρω ανάλυση ή εκτύπωση.

Εικόνα 3-22 Eξοπλισμός για μετρήσεις με RTA

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι είναι γρήγορη χωρίς να χάνει καθόλου από την αξιοπιστία της. Έχει προσαρμοστικότητα και ταυτόχρονα είναι λειτουργική. Δεν χρειάζεται να ηχογραφηθεί η παλμική απόκριση για μετέπειτα επεξεργασία, αλλά τα αποτελέσματα εξάγονται άμεσα γεγονός που την κάνει ευέλικτη και ιδανική για πειραματισμούς.

# ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ

Ο βέλτιστος ακουστικός σχεδιασμός σε χώρους ακροατηρίου γενικά επιτυγχάνεται όταν υπάρχει :

- επαρκής ακουστότητα σε όλα τα σημεία του ακροατηρίου

- ομοιόμορφη κατανομή διάχυτου ήχου στο χώρο

- επίτευξη βέλτιστου χρόνου αντήχησης

- σχεδιασμός χώρου απαλλαγμένου από ακουστικά λάθη όπως στάσιμα κύματα, ηχώ κτλ.

- εξασφάλιση «ήσυχου» περιβάλλοντος με κατάλληλα μέτρα ελέγχου του θορύβου και των δονήσεων.

Στη παράγραφο 1.1 αναφερθήκαμε στη καταληπτότητα ως το υπ’αριθμόν ένα κριτήριο με το οποίο πρέπει να γίνεται ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών χώρων. Μπορούμε τώρα που υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο, να προχωρήσουμε σε μία συνοπτική αναφορά για το ποιές πρακτικά είναι εκείνες οι προϋποθέσεις στον ακουστικό σχεδιασμό τέτοιων χώρων που εξασφαλίζουν τα υψηλά επίπεδα αυτής της παραμέτρου.

Θα επαναλάβουμε αρχικά ότι :

Eυκρίνεια λόγου = Ισχύς + Διαύγεια

Η ισχύς του λόγου του ομιλητή γενικά επηρεάζεται από:

- την απόσταση του ακροατή από τον ομιλητή

- τα κατευθυντικά χαραχτηριστικά τής πηγής του ήχου (άνδρας ή γυναίκα ομιλητής)

- την ηχοαπορρόφηση των ατόμων στην πορεία του απευθείας ήχου

ενώ η διαύγεια του λόγου εξαρτάται κυρίως από :

- τις ανακλάσεις μεγάλης χρονικής καθυστέρησης, τη μεγάλη τιμή του χρόνου αντήχησης

- τον θόρυβο μέσα στο χώρο που προέρχεται από ενδογενείς αιτίες

- τον θόρυβο που εισέρχεται στο χώρο από άλλους χώρους

## Προϋποθέσεις για καλή καταληπτότητα στον ακουστικό σχεδιασμό

Τα εξής σημεία πρέπει να προσέχονται στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών χώρων :

- Οι διαδρομές του απευθείας ήχου να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες για την αποφυγή απορρόφησης του από τον αέρα

- Η σχέση όγκου ανά ακροατή να καθορίζεται από την σχέση του πίνακα 4.1.  .

| Τιμή όγκου ανά ακροατή(m3) |
| --- |
| Ελάχιστη | Βέλτιστη | Μέγιστη |
| 2,3 | 3,1 | 4,3 |

Πίνακας 4-1

Aυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν η τιμή του λόγου αυτού είναι μικρότερη από τη βέλτιστη τότε ο χώρος δεν χρειάζεται περαιτέρω προσθήκη ηχοαπορροφητικών υλικών γιατί ο χρόνος αντήχησης είναι μικρότερος του βέλτιστου, ενώ αν η τιμή του λόγου είναι μεγαλύτερη από τη βέλτιστη πρέπει να προσθέσουμε ηχοαπορροφητικά, για να επιτύχουμε το βέλτιστο χρόνο αντήχησης.

- Ο ήχος ομιλίας γίνεται δύσκολα κατανοητός μετά από 9 έως 12 μέτρα από τη πηγή. Αυτό συνεπάγεται ότι οι ανακλάσεις που φθάνουν στους ακροατές πρέπει να είναι μικρής διαφοράς μήκους, δηλαδή 9 με 10 μέτρα, που σημαίνει μία χρονική καθυστέρηση περίπου 30 με 35 msec.

- Ειδικότερα στη περίπτωση των αμφιθεάτρων, η επιφάνεια των ακροατών πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να εμπεριέχεται όλη σε γωνία από τον ομιλητή 140ο. Αυτό πρέπει να συμβαίνει επειδή η κατευθυντικότητα του ήχου στις υψηλές συχνότητες έχει μικρότερες γωνίες από τις χαμηλές συχνότητες.

- Ο χρόνος αντήχησης πρέπει να πλησιάζει όσο το δυνατόν το βέλτιστο. Οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές χρόνων αντήχησης ομιλίας για συχνότητες άνω των 500 Hz σε συνάρτηση με τον όγκο του χώρου στον οποίο μετράται δίνονται στο πίνακα 4.2. (Οι τιμές του χρόνου μετρώνται σε seconds και του όγκου αφού πολ/στούν επί 1000, σε m3 ).

|  | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eλάχιστος | 0,55 | 0,62 | 0,7 | 0,75 | 0,82 | 0,86 | 0,93 |
| Μέγιστος | 0,78 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,05 | 1.12 | 1,2 |

Πίνακας 4-2

Να σημειωθεί εδώ ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ότι το θέμα του προσδιορισμού του ιδανικού χρόνου αντήχησης είτε ως συνάρτηση του όγκου του χώρου είτε του είδους της χρήσης του παραμένει ανοικτό.

- Τα ηχοαπορροφητικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών επιφανειών πρέπει να είναι ομοιόμορφα στις συχνότητες από 250 έως 8000 Hz για τον έλεγχο της επιπλέον απορρόφησης της ομιλίας στα φωνήεντα από τα σύμφωνα ή το αντίστροφο. Έτσι η καμπύλη του χρόνου αντήχησης για ομιλία διαφέρει από τη καμπύλη του χρόνου αντήχησης πχ. για μουσική. Η καμπύλη του χρόνου αντήχησης για ομιλία είναι σχεδόν ευθεία σε όλες τις συχνότητες εκτός από τα 125 και τα 250 Hz που παρουσιάζει μία μικρή απόκλιση-αύξηση (γραφ. 4.1 ).

### Η σημασία του σηματοθορυβικού λόγου στην αύξηση της     καταληπτότητας

Όπως θα έχει γίνει ήδη αντιληπτό ο σηματοθορυβικός λόγος συνδέεται άμεσα με την καταληπτότητα ομιλίας. Υψηλός σηματοθορυβικός λόγος αποτελεί δείκτη καλής καταληπτότητας. Ως γνωστόν ο σηματοθορυβικός λόγος ή SNR ( signal to noise ratio) oρίζεται ως ο λογαριθμικός λόγος της στάθμης του σήματος σε db προς τη στάθμη του θορύβου επίσης σε db. Επομένως αν σε μερικούς χώρους ζητούμενο είναι η αύξηση του SNR, αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με την αύξηση της στάθμης του σήματος είτε με  τη μείωση της στάθμης του θορύβου ή και τα δύο ταυτόχρονα.

Γράφημα 4-1 Ιδανική καμπύλη του χρόνου αντήχησης για ομιλία.

Η αύξηση του σήματος μπορεί να γίνει είτε με την ενίσχυση των ωφέλιμων πρώτων ανακλάσεων είτε με το «σβήσιμο»-ελάττωση των τελευταίων ανακλάσεων, άρα την αύξηση της συνολικής επιφάνειας των ηχοαπορροφητικών υλικών. Αυτά πρέπει να τοποθετηθούν στα κατάλληλα σημεία μέσα σ’ένα χώρο ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση των ανακλάσεων. Ένα σημαντικό τέτοιο σημείο σε εκπαιδευτικούς χώρους και ειδικότερα σε αίθουσες διδασκαλίας, το οποίο πρέπει να προσεγγίζεται πρώτο απ’ όλα τα υπόλοιπα, είναι η οροφή. Σ’ αυτήν πρέπει να τοποθετούνται υλικά τα οποία έχουν NRC (noise reduction coefficient) τουλάχιστον 0,7. Τέτοιες ακουστικές κατασκευές απορρόφησης του ήχου είναι γνωστές ως «ακουστικές οροφές», οι οποίες είναι ψευδοροφές είτε από ξύλο είτε από ειδικές πλάκες κατασκευασμένες από μεταλλικές ή ορυκτές ίνες και βαμμένες στην επιφάνεια τους με βαφή από λατέξ («ακουστικές πλάκες») (εικ.4.1). Επίσης σε άλλους χώρους όπως π.χ αμφιθέατρα  χρησιμοποιούνται ψευδοροφές από γυψοσανίδες με ή χωρίς πορώδες ηχοαπορροφητικό υλικό στο κενό. Άλλα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέχονται μετά την οροφή για τη μείωση των ανακλάσεων είναι με σειρά σπουδαιότητας οι τοίχοι και το δάπεδο.

Εικόνα 4-1

Ο έλεγχος του θορύβου επιπλέον είναι πρωταρχικής σημασίας στόχος για την αύξηση της καταληπτότητας. Η θωράκιση των τοίχων εσωτερικά με πορώδεις ηχοαπορροφητές όπως ο υαλοβάμβακας ή η επιλογή ειδικών ακουστικών οροφών που εκτός από την ηχοαπορρόφηση συμβάλλουν και στην ηχομόνωση, μπορούν να βοηθήσουν θετικά στην αποφυγή της εισροής του θορύβου από εξωτερικούς χώρους μέσα στην αίθουσα, είτε αυτοί οι χώροι είναι άλλες γειτονικές αίθουσες είτε το εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης οποιεσδήποτε χαραμάδες ή ανοίγματα που μπορεί να υπάρχουν στους τοίχους για οποιουσδήποτε λόγους, και επιτρέπουν τη δίοδο εξωτερικού θορύβου θα ήταν προτιμότερο να σφραγιστούν.

Τέλος αναφορικά με το θόρυβο που δημιουργείται μέσα στην αίθουσα, ένας βασικός συντελεστής στον οποίο αξίζει να επικεντρωθούμε  είναι τα κλιματιστικά μηχανήματα που συνήθως λειτουργούν σ’αυτές. Ένα μέτρο που μπορεί να παρθεί γι’αυτό είναι η αποφυγή της χρήσης μεμονωμένων κλιματιστικών στις αίθουσες αλλά η λειτουργία ενός κεντρικού κλιματιστικού μηχανήματος, το οποίο θα είναι εγκατεστημένο μακριά από τους χώρους διδασκαλίας του εκπαιδευτικού συγκροτήματος και το οποίο θα τους τροφοδοτεί μέσω δικτύου σωληνώσεων, απομακρύνοντας έτσι τον θόρυβο από τους ανεμιστήρες μέσα από τους ευαίσθητους αυτούς ακουστικά χώρους.

# ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ EΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ EASE/ΕΑRS/AURA

Το πρόγραμμα ακουστικής εξομοίωσης EASE υποστηρίζει τη μοντελοποίηση εσωτερικών κλειστών καθώς και υπαίθριων χώρων σε τρισδιάστατη απεικόνιση ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την απόδοση ακουστικών ιδιοτήτων στα υλικά όλων των επιφανειών από τις οποίες απαρτίζονται. Επιπλέον τοποθετώντας ηχητικές πηγές (από ένα σύνολο περίπου 2000 εμπορικών τύπων ηχείων ή άλλων πηγών, από 72 κατασκευαστές) στον υπό εξομοίωση χώρο, παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού ακουστικών παραμέτρων ή άλλων ιδιοτήτων σε μεμονωμένες θέσεις ακρόασης ή σε ολόκληρες περιοχές ακρόασης, που ορίζονται από το χρήστη. Παραπέρα, είναι επίσης δυνατό οι ακουστικές ιδιότητες του χώρου να γίνουν «ακουστές» σε κάθε ξεχωριστή θέση. Αυτό πραγματοποιείται με τη χρήση των modules EARS και AURA, τα οποία στην ουσία επιτρέπουν το να «ακούσεις» έναν χώρο πριν αυτός χτιστεί ή πριν ακόμη ένα ηλεκτροακουστικό σύστημα ενίσχυσης ήχου εγκατασταθεί σ’ αυτόν.

To πακέτο αυτό λογισμικού αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο διακρίβωσης και επαλήθευσης σχεδίων ακουστικής χώρων και συστημάτων ηχητικής ενίσχυσης. Επιτρέπει όχι μόνο την εξομοίωση όλων των ακουστικών συμβάντων σε ένα χώρο που ακόμη δεν έχει κτιστεί ή που πρόκειται να επανακατασκευαστεί, αλλά επίσης και τη διακρίβωση των λύσεων ηχητικού σχεδιασμού ειδικά στη περίπτωση που ένας μεγάλος αριθμός ηχείων πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Για να γίνει αυτό τρισδιάστατα ακουστικά μοντέλα των χώρων πρέπει –όπως αναφέρθηκε- πρώτα να κατασκευασθούν και κατόπιν μία μεγάλη πλειάδα από ακουστικές παραμέτρους ή άλλες ιδιότητες να υπολογιστούν, όπως ο χρόνος αντήχησης, η παλμική απόκριση, η κατανομή ηχητικής στάθμης στο χώρο, η καταληπτότητα και πολλές άλλες. Για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων μπορεί εύκολα να γίνει εφικτή η αλλαγή θέσης των επιφανειών, των υλικών τους, ή ο τύπος των ηχητικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν.

Όλα τα προγράμματα του πακέτου τρέχουν σε περιβάλλον Microsoft Windows 98, NT,2000 ή XP ενώ αναφορικά με το υλικό μέρος συνίσταται η χρήση ενός αρκετά γρήγορου επεξεργαστή (Pentium III ή ΙV), μνήμης RAM 256 Mbytes, αποθηκευτικό χώρο στον σκληρό δίσκο 65 Mbytes για το πρόγραμμα και 500 Mbytes για την βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί, κάρτα γραφικών με υποστήριξη OpenGL, οθόνη ανάλυσης 1024 Χ 768 - 24 bit χρώμα, και κάρτα ήχου 16-bit.

Περιληπτική περιγραφή του προγράμματος

Εικόνα 5-1 Kεντρικό παράθυρο προγράμματος EASE

Το παράθυρο Ease Main είναι το πρώτο παράθυρο που ανοίγει όταν το πρόγραμμα ξεκινάει. Εδώ υπάρχουν όλα τα μενού μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι λειτουργίες του προγράμματος. Η πρώτη φάση μίας προσομοίωσης όπως είπαμε πρέπει να περιλαμβάνει τη κατασκευή ενός τρισδιάστατου μοντέλου του χώρου που θέλουμε να προσομοιώσουμε. Αυτό γίνεται δυνατό μέσω του παραθύρου Edit Project το οποίο ανοίγει όταν διαλέξουμε τη δημιουργία ενός νέου αρχείου μέσω του μενού File>New Project στο Ease Main παράθυρο. Στην εικόνα 5.2 φαίνεται για παράδειγμα ένα τέτοιο μοντέλο του εσωτερικού μίας εκκλησίας (wire frame model). Mπορούμε να ορίσουμε σε κάθε μία από τις στοιχειώδεις επιφάνειες (faces), από τις οποίες είναι κατασκευασμένο το μοντέλο, το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες και τις συνακόλουθες ακουστικές του ιδιότητες, επιλέγοντας από μία μεγάλη -με δυνατότητα εμπλουτισμού- βάση δεδομένων υλικών, που διαθέτει το πρόγραμμα. Έτσι γίνεται η πρόβλεψη του χρόνου αντήχησης με βάση το τύπο του Sabine ή του Eyring. Εκτός από το τύπο του μοντέλου της εικόνας  5.2  μπορούμε να επιλέξουμε  την

Εικόνα 5-2

απεικόνιση του μοντέλου σε ένα πλήθος άλλων μορφών με ποικίλο χρωματισμό των επιφανειών, εναλλακτικούς φωτισμούς, διαφορετικές υφές των επιφανειών ή σκιάσεις (Standard Rendering, Architectural Rendering) (εικ.5.3)

Εικόνα 5-3. Aριστερά,  “Standard Rendering”,  δεξιά “Architectural Rendering”

Κατόπιν εφόσον πρώτα έχει εξακριβωθεί η εγκυρότητα των δεδομένων του μοντέλου μπορούμε να προχωρήσουμε στους υπολογισμούς των ακουστικών παραμέτρων και ιδιοτήτων του χώρου. Όλοι οι υπολογισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του μενού Calculations που βρίσκεται στo Ease Main και είναι οι εξής :

- Αrea Mapping : Πρόβλεψη ενός πλήθους ακουστικών παραμέτρων όπως π.χ απευθείας ήχος, παράμετροι ενέργειας, διαύγειας κτλ. για ένα ή περισσότερα ηχεία ως πηγές, σε μία μεμονωμένη θέση ακροατή ή ολόκληρη περιοχή ακρόασης που έχει προηγουμένως οριστεί, και απεικόνιση της περιοχής  με «χαρτογράφηση» της ως προς τις τιμές των αποτελεσμάτων για κάθε μία παράμετρο ξεχωριστά.(εικ. 5.4 )

- Room Mapping : Όπως παραπάνω μόνο που η απεικονίσεις των χαρτογραφημένων περιοχών γίνονται μέσα σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του υπό μελέτη χώρου (εικ 5.5).

Εικόνα 5-4

- Ray Tracing : Με τη χρήση εικονικών ακτίνων (“rays”) από την ηχητική πηγή που έχει τοποθετηθεί στο μοντέλο εξομοιώνονται οι ανακλάσεις και ο χρόνος αντήχησης στο χώρο και ο υπολογισμός αυτός αποθηκεύεται σαν ταινία (Movie) για πιθανή χρήση με το module Ears.

- Probe Post Processing : Eπιτρέπει την εξαγωγή λεπτομερών ακουστικών συμπερασμάτων για μία ή περισσότερες ηχητικές πηγές, σε μία θέση μίας περιοχής ακρόασης ή μεμονωμένη θέση ακροατή. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν την κατευθυντικότητα του απευθείας ήχου και /ή των ανακλάσεων, πλάτος και φάση του απευθείας ήχου ή /και των ανακλάσεων καθώς και χρονικές ή συχνοτικές παραμέτρους. Οι υπολογισμοί βασίζονται σ’ ένα αρχείο «απόκρισης» (response file), για ένα σύνολο υπολογισμών που έχουν προηγουμένως αποθηκευθεί.

- Invoke Ears : Ανοίγει το module Ears,μέσω του οποίου γίνεται δυνατή ή ακρόαση σε μία συγκεκριμένη θέση στο μοντέλο της εξομοίωσης του πώς θα «ακουγόταν» ο χώρος σε πραγματικές συνθήκες, μέσω της μαθηματικής συνέλιξης της παλμικής απόκρισης του μοντέλου με ένα αρχείο ήχου –κατά προτίμηση με μηδενικό χρόνο αντήχησης(anechoic).

- Naturalize File : Επιτρέπει τη συνέλιξη αρχείων φίλτρων με οποιοδήποτε ηχητικό αρχείο και την ηχητική αναπαραγωγή του αποτελέσματος.

Εικόνα 5-5 Yπολογισμοί του προγράμματος EASE τύπου “Room mapping”. Πρόβλεψη τιμών direct SPL σε συνάρτηση με τη συχνότητα για μία συγκεκριμένη θέση της περιοχής ακρόασης.

Εικόνα 5-6 Yπολογισμοί του προγράμματος EASE τύπου “Room mapping”. «Ηχόγραμμα» για μία συγκεκριμένη θέση της περιοχής ακρόασης στα 1000 Hz.

Εικόνα 5-7 Υπολογισμοί τύπου probe-processing.

Εικόνα 5-8 Άλλα παραδείγματα χρήσης των δυνατοτήτων του προγράμματος. Πάνω χρήση του module Aura, κάτω διαγράμματα κατευθυντικότητας ηχητικών πηγών.

Εικόνα 5-9 Άποψη από εσωτερικό χώρου που έχει μοντελοποιηθεί με το EASE.

# ΜΕΡΟΣ II : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

# ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Φωτογραφία 6-1. Άποψη του κτιρίου Ηλεκτρολόγων στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στο οποίο πραγματοποιήθηκαν μέρος των μετρήσεων.

Οι  χώροι οι οποίοι επιλέχθηκαν για να γίνουν οι μετρήσεις είναι δύο γραφεία, δύο αίθουσες διδασκαλίας, δύο αμφιθέατρα, και κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι) στη Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Συγκεκριμένα είναι τα γραφεία 6.18 και 21.39 στο 2ο όροφο του κτιρίου Ηλεκτρολόγων-Μεταλλειολόγων (στο τομέα των Ηλεκτρολόγων), οι αίθουσες διδασκαλίας 1.10 και 1.15 στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου, το Αμφιθέατρο Ηλεκτρολόγων του κτιρίου αυτού, το Αμφιθέατρο του κτιρίου Χημικών, και διάδρομοι στο 2ο όροφο του κτιρίου Ηλεκτρολόγων-Μεταλλειολόγων επίσης στο τομέα των Ηλεκτρολόγων. Η επιλογή των χώρων αυτών έγινε μετά από προηγούμενη έρευνα σε όλη σχεδόν τη κλίμακα των εκπαιδευτικών χώρων της Πολυτεχνειούπολης με κριτήριο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητά τους.

Οι μετρήσεις έγιναν σε κάποιες περιπτώσεις με τη παρουσία κοινού και σε άλλες περιπτώσεις χωρίς αυτό. Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα EASE για να κάνει εξομοίωση των συνθηκών αυτών και για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων είναι αυτές που περιγράφονται στη παράγραφο 2.1 – περίπτωση πρώτη, δεύτερη και τρίτη. Η πρώτη μέθοδος της παλμικής πηγής διέγερσης

Φωτογραφία 6-2 Άποψη του κτιρίου Χημικών Μηχανικών, στο αμφιθέατρο του οποίου έγιναν μετρήσεις.

χρησιμοποιήθηκε στο σύνολο σχεδόν των μετρήσεων, πλην της περίπτωσης των διαδρόμων όπου χρησιμοποιήθηκαν μαζί οι δύο επόμενες περιπτώσεις μεθόδων για σύγκριση των αποτελεσμάτων. Ως παλμική πηγή διέγερσης χρησιμοποιήθηκε ένας τύπος πιστολιού που συνηθίζεται να γίνεται χρήση του σ’αυτές τις περιπτώσεις, γνωστό ως «πιστόλι του αφέτη».(Ανηχοϊκό διάγραμμα απόκρισης συχνότητας τέτοιου τύπου πιστολιού φαίνεται στην εικόνα 2.1 ).

Οι παράμετροι που μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε είναι κατά κύριο λόγο οι παράμετροι καταληπτότητας (STI, RASTI, %ALCons ), αλλά και όλες οι υπόλοιπες βασικές παράμετροι ακουστικής : αντήχησης (EDT, T10, T20, T30) και ενέργειας (C80, D50, Ts).H μέθοδος διεξαγωγής μέτρησης που ακολουθήθηκε είναι αυτή που αναφέρεται με λεπτομέρειες στις παραγράφους 3.3.1 και 3.3.1.1, ενώ σε όλες τις μετρήσεις (είτε με παλμική πηγή είτε με MLS ή sweep) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Dirac 2.0 και οι διαδικασίες που αυτό ακολουθεί.

Στη φάση της ανάλυσης της παλμικής απόκρισης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν λίγο ως πολύ τα περισσότερα από τα προγράμματα ακουστικής που περιγράφηκαν, με ελαφρώς περισσότερη συμμετοχή στα προγράμματα Dirac 2.0, Aurora, και Sample Champion,λόγω του τρόπου με τον οποίο εξάγουν και οργανώνουν τα αποτελέσματα καθώς και με το τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται με το πρόγραμμα Excel για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Εξοπλισμός των μετρήσεων

- Φορητός υπολογιστής acer Aspire 1703SC, επεξεργαστής Intel Pentium 4 2,66 GHz

- Αυτοενισχυόμενο ηχείο JBL EON15 G2 με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

Περιοχή συχνοτήτων (-10 dB)...................................................... 39 Hz - 18 kHz

Απόκριση συχνότητας (±3 dB)...................................................... 42 Hz - 17 kHz

Οριζόντια κάλυψη (-6 dB)..............................................................90°

Κάθετη κάλυψη(-6 dB)...................................................................60°

Μέγιστη τιμή SPL...........................................................................129 dB, στο 1 m

Ισχύς ενισχυτή LF...........................................................................300 watts.

Ισχύς ενισχυτή HF..........................................................................100 watts

- Εξωτερική κάρτα ήχου M-Audio Quattro USB Audio Interface (24 bit/96 KHz), και κονσόλα ηχογράφησης M-Audio i/o Integrated Desktop Audio Solution

- Πυκνωτικά μικρόφωνα μετρήσεων μοντέλου MM1  της Beyer dynamic με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά (εικ.6.1 ) :

Aπόκριση συχνότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 20,000 Hz

(50 - 16,000 Hz ± 1.5 dB)

Πολικό διάγραμμα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διακατευθυντικό

Παροχή ισχύος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 48 V τύπου phantom

- Πιστόλι «αφέτη» και ειδικές σφαίρες

- Καλώδια XLR

- Βάση μικροφώνου

Εικόνα 6-1 Απόκριση συχνότητας του μικροφώνου μετρήσεων που χρησιμοποιήθηκε.

## ΓΡΑΦΕΙΟ 1

2ος όροφος κτ. Ηλεκτρολόγων, γραφείο 6.18

### Σύντομη περιγραφή του χώρου

Φωτογραφίες 6-3 Εσωτερικό γραφείου 6.18. Πάνω (α), κάτω (β).

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(m) | ΟΓΚΟΣ(m3) |
| --- | --- |
| Μήκος | 5,7 | 79,458 |
| Πλάτος | 3,4 |  |
| Ύψος | 4,1 |  |

Πίνακας 6-1

Οι τοίχοι στο δωμάτιο είναι σοφατισμένοι και βαμμένοι και οι επιφάνειες τους είναι λείες εκτός από την οροφή η οποία είναι ασοφάτιστη (μπετόν) αλλά βαμμένη, ενώ πάνω σ' αυτήν  στηρίζονται μέσω σιδηροκατασκευών δύο σειρές φωτιστικών για το φωτισμό του χώρου. Μεγάλο μέρος της επιφάνειας του τοίχου που βρίσκεται πίσω από το γραφείο(φωτ. 6.3  (α) ) καλύπτεται από ένα παράθυρο με τζάμι μπροστά απ΄το οποίο υπάρχουν περσίδες. Η πόρτα είναι από ξύλο και βαμμένη και τέλος στο δάπεδο είναι περασμένο αυτοκόλλητο πλαστικό κάλυμμα.

Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται σαν γραφείο. Επομένως όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 6.3, τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται μέσα σ'αυτόν κατά κύριο λόγο είναι έπιπλα γραφείου, δηλαδή βιβλιοθήκες, γραφεία, ράφια για τοποθέτηση βιβλίων ή cd, καρέκλες, φυσικά υπολογιστές (φορητοί ή μη),εκτυπωτές, και κάποιες μικρές ηλεκτρικές οικιακές ή άλλες συσκευές (μικρό ψυγείο, ανεμιστήρας, κτλ.). Επίσης στο χώρο υπήρχαν κατά τη διάρκεια της μέτρησης και άλλα μικροαντικείμενα -μικρότερα ή μεγαλύτερα-όπως 1-2 άδεια χαρτόκουτα, ένα μεγάλο ηχείο ,τσάντες, αρκετά βιβλία -τοποθετημένα ως επι το πλείστον σε στοίβες στα γραφεία- είδη χαρτικής, τοποθετημένα τα περισσότερα με τυχαίο τρόπο πάνω στα γραφεία αλλά και στο πάτωμα με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του χώρου να είναι κατειλημμένο. Τα γραφεία είναι από μελαμίνη, οι βιβλιοθήκες που υπάρχουν είναι μεταλλικές με τζάμι μπροστά, τα ράφια ξύλινα.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι μετρήσεις στη συγκεκριμένη αίθουσα, αλλά και στην επόμενη που θα μελετήσουμε, έγιναν σε «πραγματικές συνθήκες»,δηλαδή με τη παρουσία ατόμων που εργάζονταν εκείνη τη στιγμή στο γραφείο, και επομένως και η δικιά τους παρουσία -σαν οντότητες που επηρεάζουν τη πορεία των ηχητικών κυμάτων στη διάδοση τους στο χώρο- λαμβάνεται υπ' όψιν -στο βαθμό που της αναλογεί- στη διαμόρφωση των ακουστικών παραμέτρων που εξήχθησαν από τις μετρήσεις.

Επίσης οι «πραγματικές συνθήκες» που αναφέραμε παραπάνω, υπονοούν και τη παρουσία θορύβου περιβάλλοντος (background noise) ο οποίος στη συγκεκριμένη μέτρηση αλλά και στην επόμενη που πραγματοποιήθηκε, λόγω του υψηλού επιπέδου ακουστότητας στο οποίο βρίσκεται, παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.Θόρυβος θεωρείται οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ηχητική παρεμβολή στο χώρο. Κύριες πηγές θορύβου στο συγκεκριμένο χώρο ήταν η συνεχόμενη λειτουργία PC  ( server ) ,καθώς και το κλιματιστικό το οποίο λειτουργούσε τη στιγμή της μέτρησης (οι θέσεις και των δύο υποδεικνύονται στο σχηματικό διάγραμμα του χώρου- εικ. 6.2 ). Επίσης δευτερεύοντες πηγές θορύβου προέκυψαν από τη  λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, ανεμιστήρων από άλλα PC που λειτουργούν στο γραφείο κτλ. Λεπτομερής ανάλυση του θορύβου και της επίδρασης του στη διαμόρφωση των μεγεθών καταληπτότητας θα δοθεί παρακάτω.

Να σημειώσουμε τέλος ότι λόγω της χρήσης του συγκεκριμένου χώρου, η μελέτη του από πλευράς ακουστικής δεν εξυπηρετεί κάποιον ιδιαίτερα πρακτικό σκοπό -όπως για παράδειγμα σε μία αίθουσα διδασκαλίας- αλλά παρ’όλα αυτά έχει αξία να κατανοήσουμε το πως αυτή διαμορφώνεται σ’ ένα τόσο μικρό χώρο και μάλιστα μ’αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος θορύβου.

### Διεξαγωγή μετρήσεων

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς τοποθέτησης της πηγής διέγερσης (πιστόλι) και των μικροφώνων (εικ. 6.2 ) σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στη παράγραφο 3.3.1.1 με τη χρήση του προγράμματος Dirac. Στα τρία σχήματα φαίνονται μέσα στο διάγραμμα της κάτοψης του δωματίου οι τρεις αυτές διαφορετικές τοποθετήσεις με τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν – από αριστερά προς τα δεξιά - που αντιστοιχεί και στη σειρά πραγματοποίησης των μετρήσεων (1,2,3).

Εικόνα 6-2 Σχηματικά δείχνονται στο πρόχειρο διάγραμμα της κάτοψης του χώρου, οι εναλλαγές των θέσεων της πηγής και του δέκτη κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των μετρήσεων.

Το αντικείμενο σημειωμένο με  κόκκινο χρώμα είναι η κύρια πηγή θορύβου στη μέτρηση μας, το οποίο είναι ο εξυπηρετητής (server) του τοπικού δικτύου στο χώρο. Μία δεύτερη πηγή θορύβου είναι το κλιματιστικό – πάνω από το γραφείο στον πίσω τοίχο του χώρου.

### Θόρυβος περιβάλλοντος

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στη μέτρηση αυτή παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα θορύβου, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στη λειτουργία  του ανεμιστήρα του εξυπηρετητή του τοπικού δικτύου και του κλιματιστικού μηχανήματος στο δωμάτιο. Μέτρηση του θορύβου στο δωμάτιο έδειξε τα αποτελέσματα που φαίνονται στο πίνακα 6.2 και στα γραφήματα 6.1 και 6.2. Από αυτά προκύπτουν ότι η στάθμη του θορύβου παραμένει αρκετά  υψηλή  κυρίως στις ζώνες συχνοτήτων  από 100-800 Ηz σε ανάλυση τριτοοκτάβας , με

| Συν (Hz) | Πλάτος(db SPL) |
| --- | --- |
| 80 | 43,1 |
| 100 | 47 |
| 125 | 48 |
| 160 | 58,5 |
| 200 | 46,1 |
| 250 | 48 |
| 315 | 47,3 |
| 400 | 46,8 |
| 500 | 46 |
| 630 | 45,4 |
| 800 | 43,5 |
| 1000 | 41,2 |
| 1250 | 39,2 |
| 1600 | 37,3 |
| 2000 | 33,6 |
| 2500 | 32,5 |
| 3150 | 30,5 |
| 4000 | 27,5 |
| 5000 | 25,4 |
| 6300 | 23,9 |
| 8000 | 22,1 |
| 10000 | 21 |
| 12500 | 20,9 |
| 16000 | 20,5 |
| 20000 | 20,3 |

Γράφημα 6-1 Απόκριση συχνότητας του θορύβου σε ανάλυση 1/3 οκτάβας.

Πίνακας 6-2 Τιμές του θορύβου που καταγράφηκε στο χώρο μέτρησης σε ανάλυση τριτοοκτάβας.

Γράφημα 6-2 Χρονικό στιγμιότυπο του θορύβου στο χώρο.

μέγιστη τιμή στη ζώνη των 160 Hz , όπου είναι 58,5 db SPL , ενώ η συνολική ισχύς του θορύβου ( RMS ) είναι 61db SPL.Οι τιμές αυτές στις προαναφερθείσες ζώνες αλλά και στο αφιλτράριστο σήμα δημιουργούν χαμηλό  σηματοθορυβικό λόγο (και άρα χαμηλές αναμενόμενες τιμές στους δείκτες καταληπτότητας), και επίσης σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί στις σχετικές παραγράφους αναμένεται να περιορίσουν το εύρος της απαραίτητης δυναμικής περιοχής για τον υπολογισμό του χρόνου αντήχησης.

### Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Οι παλμικές αποκρίσεις που εξήχθησαν με το Dirac φαίνονται στην εικόνα 6.3. Δεν παρατηρείται κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ τους, παρεκτός ότι στη δεύτερη τα επίπεδα θορύβου είναι ελαφρώς πιο υψηλά -ίσως λόγω του ότι το μικρόφωνο σε αυτή τη περίπτωση ήταν πιο κοντά στη βασική πηγή θορύβου. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήσαμε το συνδυασμό των  Aurora plug-in και  Dirac 2. Tα αποτελέσματα για τις παραμέτρους αντήχησης και ενέργειας σε ανάλυση οκτάβας από 31.5 Hz ως 16 KHz για κάθε μία από τις αποκρίσεις φαίνονται στους πίνακες 6.4 – 6.6 ενώ στο πίνακα 6.7 φαίνονται οι τιμές που υπολογίστηκαν για το μέσο όρο και τη τυπική απόκλιση των παραπάνω παραμέτρων, που εκφράζουν και τα αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα για το χώρο που μετρήθηκε. O πίνακας 6.8 δίνει τα αποτελέσματα των παραμέτρων καταληπτότητας για κάθε μία απόκριση καθώς και το χωρικό μέσο όρο τους.

Εικόνα 6-3 Παλμικές αποκρίσεις που αντιστοιχούν στις θέσεις μέτρησης. Πάνω αριστερά φαίνεται η απόκριση στη θέση 1 και ακολουθούν οι υπόλοιπες.

Γράφημα 6-3 Καμπύλη πτώσης παλμικής απόκρισης της θέσης 1. Παρατηρούμε τα υψηλά επίπεδα θορύβου σε σχέση με τη στάθμη του απευθείας σήματος (Πηγή : Sample Champion).

Γράφημα 6-4 Kαμπύλη Schroeder της παλμικής απόκρισης της θέσης μέτρησης 1.

Πίνακας 6-3

Πίνακας 6-4 Πίνακας αποτελεσμάτων για τη παλμική απόκριση στη θέση 1. Με ανοικτό πράσινο οι παράμετροι αντήχησης ,με σκούρο πράσινο οι παράμετροι ενέργειας.

Πίνακας 6-5

Πίνακας 6-6

Πίνακας 6-7

Πίνακας 6-8

### Συμπεράσματα

Όπως  παρατηρούμε από τα αποτελέσματα στους πίνακες        και όπως αναμενόταν, η επίδραση του θορύβου από τη μία και του «φτωχού» ενεργειακά (στις συχνότητες μέχρι περίπου το 1 ΚΗz), σήματος διέγερσης που χρησιμοποιήθηκε, είναι καταλυτική στην εξαγωγή πλήρων αλλά και ασφαλών συμπερασμάτων κυρίως για το χρόνο αντήχησης. Αυτό μπορεί να φανεί με πολλούς τρόπους. Κατ’αρχήν από το πίνακα 6.3 φαίνεται ότι στις ζώνες οκτάβας κάτω από 1 KHz έχουμε τιμές INR μικρότερες από 35 db.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το πρόγραμμα να μην εμφανίζει αποτελέσματα για τις παραμέτρους Τ20 και Τ30 για τις ζώνες αυτές (εξαιτίας των περιορισμών που θέτει το ISO 3382,όπως αναφέρθηκε στη παράγραφο 1.2.4.4 ).Ειδικότερα για τη ζώνη των 125 Ηz –η οποία βρίσκεται εγγύτερα σε αυτήν των 160 Ηz στην οποία ο θόρυβος στο χώρο σημειώνει τη μέγιστη του τιμή- όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 6.7 δεν υπάρχει η απαραίτητη δυναμική περιοχή ούτε καν για τον υπολογισμό του Τ10, σε καμία θέση των μετρήσεων μας. Επομένως ο χρόνος αντήχησης πλήρους ζώνης για το χώρο αν και θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην τιμή του Τ30 στη περίπτωση αυτή εκτιμάται από την τιμή του Τ20 και είναι, όπως φαίνεται στο πίνακα  6.7, RT =0,62 sec.

Επίσης για την ίδια πάντα επισφαλή περιοχή συχνοτήτων, αν και έγινε χρήση στις πλείστες των περιπτώσεων της τεχνικής της αντιστάθμισης του θορύβου, η μη φερεγγυότητα των αποτελεσμάτων φαίνεται και από τις τιμές των συντελεστών συσχέτισης οι οποίες κυμαίνονται σε αποδεκτά πλαίσια μόνο από τη ζώνη των 500 Hz και άνω.

Συμπεραίνουμε επίσης από τις χαμηλές τιμές C50, D50 και την  υψηλή σε σχέση με το χρόνο αντήχησης τιμή του EDT, τα χαμηλά επίπεδα καταληπτότητας στο χώρο, που είναι προφανές ότι οφείλονται στον αυξημένο θόρυβο. Αυτό άλλωστε φαίνεται πιο ξεκάθαρα στο πίνακα 6.8 από τις τιμές STI , RASTI και ειδικά της %ALC που είναι αρκετά υψηλές..

Τέλος, οι τιμές όλων των παραμέτρων –όπως φαίνεται από τις διασπορές-  παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις μέσα στο δωμάτιο, οι οποίες γίνονται πρακτικά μηδενικές στις υψηλότερες ζώνες. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά ότι το πεδίο είναι αρκετά ομοιογενές και επομένως μία μόνο μέτρηση θα ήταν αρκετή.

### Προτάσεις

Η χρήση αθόρυβων ανεμιστήρων για τον εξαερισμό των υπολογιστών στο χώρο θα βελτίωνε σημαντικά το πρόβλημα του αυξημένου θορύβου. Επίσης, η τοποθέτηση μίας ακουστικής οροφής θα συνέβαλλε στη περαιτέρω μείωση των χρόνων αντήχησης και την αύξηση της καταληπτότητας.

## ΓΡΑΦΕΙΟ 2

Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος, γραφείο 21.39

### Σύντομη περιγραφή του χώρου

Φωτογραφίες 6-4 Εσωτερικό του γραφείου 21.39. Πάνω φωτο. (α), κάτω (β).

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m) | ΟΓΚΟΣ (m3) |
| --- | --- |
| Μήκος | 3,80 | 56,867 |
| Πλάτος | 3,65 |  |
| Ύψος | 4,10 |  |

Πίνακας 6-9

Όπως παρατηρούμε στις διαστάσεις  το γεωμετρικό σχήμα του χώρου πλησιάζει αρκετά σε έναν κύβο. Όπως και στο προηγούμενο γραφείο, ο ένας από τους τρεις τοίχους (φωτο. 6.4(β)) καλύπτεται σε μεγάλο μέρος του από τζάμια (τα 2/3 των οποίων καλύπτονταν τη στιγμή της μέτρησης από περσίδες), ενώ οι υπόλοιποι τρεις τοίχοι είναι σοφατισμένοι και βαμμένοι με λείες επιφάνειες. Το δάπεδο καλύπτεται από αυτοκόλλητο κάλυμμα, και η οροφή είναι ασοφάτιστη αλλά

βαμμένη, με σιδηροκατασκευές να στερεώνονται πάνω της και που χρησιμεύουν ως βάσεις για τη τοποθέτηση των φωτιστικών του χώρου. Η πόρτα είναι ξύλινη και βαμμένη με λεία επιφάνεια.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο γραφείο η επίπλωση του χώρου είναι λιτή. Αποτελείται αποκλειστικά από τρία γραφεία, μερικές καρέκλες και μία βιβλιοθήκη, τα οποία είναι τοποθετημένα στο δωμάτιο με τρόπο που φαίνεται στο σχηματικό διάγραμμα (εικ. 6.7 ) αλλά και στις φωτογραφίες. Πάνω στα γραφεία βρίσκονται υπολογιστές και κάποια άλλα μικροαντικείμενα. Έτσι ο χώρος αυτός είναι αφενός πιο μικρός αλλά και περισσότερο άδειος σε σχέση με το προηγούμενο χώρο που μετρήθηκε.

Και σ’αυτή τη περίπτωση υπάρχει θόρυβος ο οποίος οφείλεται στη λειτουργία των ανεμιστήρων των υπολογιστών που βρίσκονται στο χώρο. Να αναφερθεί επίσης ότι οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη παρουσία του προσωπικού που εργαζόταν εκείνη τη στιγμή στο γραφείο.

### Διεξαγωγή μετρήσεων

Πραγματοποιήθηκαν  μετρήσεις με τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς τοποθέτησης της πηγής διέγερσης (πιστόλι) και των μικροφώνων (εικ  6.7) σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε στη παράγραφο 3.3.1.1 με τη χρήση του προγράμματος Dirac 2.Στα τρία σχήματα φαίνονται μέσα στο διάγραμμα της κάτοψης του δωματίου οι τρεις αυτές διαφορετικές τοποθετήσεις με τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν ,που αντιστοιχεί και στη σειρά πραγματοποίησης των μετρήσεων.

Εικόνα 6-4

### Θόρυβος περιβάλλοντος

Γράφημα 6-5

Γράφημα 6-6

Μέτρηση του θορύβου στο δωμάτιο κατέληξε στα αποτελέσματα που φαίνονται στο πίνακα 6.10 και στα γραφήματα 6.5 και 6.6.

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 6.10 σε ανάλυση τριτοοκτάβας φαίνεται ότι η μέγιστη τιμή του θορύβου βρίσκεται στα 630 Hz και είναι 47,4 db.Το RMS του θορύβου είναι 50,8 db. Oι στάθμες του θορύβου είναι μειωμένες σε σχέση με το θόρυβο του γραφείου 1 και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα, παρεκτός ίσως στις ζώνες μέχρι τα 125 Hz όπου εκεί η ενέργεια του σήματος διέγερσης είναι χαμηλή.

### Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Εικόνα 6-5 Οι παλμικές αποκρίσεις που αντιστοιχούν στις θέσεις μέτρησης.

Οι παλμικές αποκρίσεις φαίνονται στην εικόνα 6.5.       Εμφανίζονται κάποιες διαφορές μεταξύ τους- όπως ο αυξημένος θόρυβος στην πρώτη κατά σειρά από αυτές- αλλά κοινό σημείο όλων είναι οι πολλές πρώιμες ανακλάσεις που παρουσιάζονται. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Aurora (παράμετροι αντήχησης και ενέργειας) και Dirac (καταληπτότητα).Τα αποτελέσματα δίνονται για κάθε μία από τις παλμικές αποκρίσεις στους πίνακες  από 6.11 έως 6.13  και ο χωρικός μέσος όρος των αποτελεσμάτων που αντιπροσωπεύει το σύνολο του χώρου στο πίνακα 6.14  -όλα τα παραπάνω σε ανάλυση οκτάβας. Τα αποτελέσματα για τη καταληπτότητα φαίνονται στο πίνακα 6.15.

Πίνακας 6-10

Πίνακας 6-11

Πίνακας 6-12

Πίνακας 6-13

### Συμπεράσματα

Μπορούμε σε γενικές γραμμές να διατυπώσουμε τα ίδια συμπεράσματα που διατυπώσαμε και για τη περίπτωση του γραφείου 6.14, με τη διαφοροποίηση ότι εδώ όπως φαίνεται από τις παραμέτρους STI και %ALCons στο πίνακα 6.14 η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Τις ίδιες παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε και για τις παραμέτρους C50, D50 και Ts.

O χρόνος αντήχησης για το δωμάτιο είναι RT=0,74 sec και προκύπτει από τη τιμή του Τ30 στο πίνακα για το αφιλτράριστο σήμα. Το γεγονός ότι κάποιες τιμές αντήχησης δεν ανακοινώνονται οφείλεται όπως εξηγήσαμε στη μη πλήρωση της συνθήκης για επαρκές εύρος της δυναμικής περιοχής, για τις αντίστοιχες περιοχές συχνοτήτων.

Επίσης οι χαμηλότεροι δείκτες καταληπτότητας στο πίνακα      εμφανίζονται στη μπάντα των 500 Hz,όπως αναμενόταν και από το ότι η μέγιστη τιμή που σημειώνει ο θόρυβος στο χώρο βρίσκεται στη μπάντα των 630 Hz (σε ανάλυση τριτοοκτάβας).

Πίνακας 6-14

Γράφημα 6-7

Τέλος, τα σχόλια που έγιναν για το γραφείο 1 ως αναφορά τις τιμές της τυπικής απόκλισης –ειδικότερα για το χρόνο αντήχησης- ισχύουν και σ’αυτή τη περίπτωση.

### Προτάσεις

Ο χρόνος αντήχησης 0,74 sec είναι λίγο υψηλότερος απ’ ότι ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη περίπτωση δωματίου με τον συγκεκριμένο όγκο. Βέβαια όπως αναφέραμε ο χώρος στερείται πλήρους επίπλωσης και η παρουσία περισσοτέρων επίπλων θα βοηθούσε στη μείωση του χρόνου αντήχησης. Αυτή είναι μια απλή και λειτουργική λύση αλλά μόνο στη περίπτωση που τα παραπάνω έπιπλα θα ήταν χρήσιμα στους εργαζόμενους....Η τοποθέτηση μίας ακουστικής οροφής  –όπως αυτής που περιγράφηκε στη παρ. 4.1.1 - είναι μία πιο τυπική λύση και θα μείωνε αρκετά το χρόνο αντήχησης. Από την άλλη μεριά η αντικατάσταση των ανεμιστήρων των προσωπικών υπολογιστών με νέους - αθόρυβου τύπου - θα βελτίωνε δραστικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό την καταληπτότητα στο χώρο.

## ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1

Αίθουσα διδασκαλίας 1.10, Κτ. Ηλεκτρολόγων, ισόγειο

Περιγραφή του χώρου

Φωτογραφίες 6-5

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m) | ΟΓΚΟΣ (m3) |
| --- | --- |
| Μήκος | 15 | 268,125 |
| Πλάτος | 6,5 |  |
| Ύψος | 2,75 |  |

Πίνακας 6-15

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες η αίθουσα διδασκαλίας 1.10 είναι μία κλασσική αίθουσα διδασκαλίας, με δύο σειρές συνολικά 20 θρανίων, παράλληλες μεταξύ τους, χωρητικότητας 75 θέσεων. Η μισή σχεδόν επιφάνεια του ενός από τους δύο μεγάλους παράλληλους τοίχους της αίθουσας καταλαμβάνεται από τζάμια τα οποία ενίοτε καλύπτονται από μεταλλικές περσίδες, ενώ η οροφή της αίθουσας είναι ψευδοροφή ακουστικού τύπου, όπως περιγράφηκε στη παράγραφο 4.1.1 και φαίνεται σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη φωτογραφία 6.6. Στο δάπεδο υπάρχει αυτοκόλλητο πλαστικό κάλυμμα ενώ οι υπόλοιποι τοίχοι είναι σοφατισμένοι και βαμμένοι με λεία επιφάνεια.

Φωτογραφία 6-6 Λεπτομέρεια της ακουστικής οροφής της αίθουσας 1.10

### Διεξαγωγή των μετρήσεων

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 11 διαφορετικές θέσεις της αίθουσας, οι οποίες φαίνονται στην εικόνα 6.6, αριθμημένες σε αύξουσα σειρά αντίστοιχη με τη σειρά με την οποία πραγματοποιήθηκαν σ’αυτές οι μετρήσεις. Η μεθοδολογία είναι η γνωστή της παραγράφου 3.3.1.1 με τη χρήση του προγράμματος Dirac,όπως και στους προηγούμενους χώρους που μετρήθηκαν.

### Θόρυβος περιβάλλοντος

Η επίδραση του θορύβου είναι μηδενική σ’αυτή τη περίπτωση μιάς και ο θόρυβος κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (35 db τιμή κορυφής, ~ 30 db RMS!)

Εικόνα 6-6 Οι θέσεις μέτρησης στην κάτοψη του μοντέλου της αίθουσας (πηγή : πρόγραμμα EASE)

### Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Εικόνα 6-7 Παλμικές αποκρίσεις στις θέσεις 1 (πάνω αριστερά), 5 (πάνω δεξιά), 11 (κάτω) της αίθουσας 1.10.

Στην εικόνα 6.7 φαίνονται τρεις από τις έντεκα παλμικές αποκρίσεις που εξήχθησαν από τις μετρήσεις που πάρθηκαν στις έντεκα διαφορετικές θέσεις μέσα στην αίθουσα. (Η παράθεση όλων των αποκρίσεων δεν θα είχε κάποιο ιδιαίτερο νόημα αφού οι περισσότερες παρουσιάζουν ομοιότητες  μεταξύ τους). Με μία πρώτη ματιά παρατηρούμε ότι δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ τους εκτός από το τμήμα του απευθείας ήχου και των πρώιμων ανακλάσεων, όπου όσο απομακρυνόμαστε από τη πηγή αυτό εξασθενεί.

Στη περίπτωση της αίθουσας αυτής αλλά και των χώρων προς μέτρηση που θα ακολουθήσουν μέχρι τους διαδρόμους, η παράθεση των αποτελεσμάτων γίνεται σε ανάλυση 1/3 οκτάβας, προκειμένου να γίνει απευθείας σύγκριση με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη μοντελοποίηση του χώρου με το πρόγραμμα ακουστικής εξομοίωσης EASE. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των Dirac (όλες οι παράμετροι εκτός από C50, σε ανάλυση 1/3 οκτάβας από 100 Hz έως 10 KHz), Sample Champion-Acoustics plug-in (η παράμετρος C50), Aurora (παράμετροι αντήχησης και ενέργειας σε πλήρη ζώνη) και Sia Smaart Acoustics Intelligibility (χρόνος αντήχησης Τc σε πλήρη ζώνη και ανάλυση 1/3 οκτάβας).Τα αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν.

H μελέτη των παλμικών αποκρίσεων με το πρόγραμμα της Sia οδήγησε στα εξής συμπεράσματα : Όπως εξηγήσαμε στη παράγραφο 3.3.1.1 το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού από το χρήστη, εκτός από τους στάνταρ χρόνους Τ20, Τ30 και του σχετικού χρόνου Τ, ο οποίος χρησιμοποιεί μεγαλύτερο εύρος δυναμικής περιοχής για την εκτίμηση του χρόνου αντήχησης. Η ευθεία (μεταξύ Lr και Ln) με βάση την οποία υπολογίζεται ο ρυθμός πτώσης για το χρόνο αυτό, στις συνήθεις περιπτώσεις πρέπει να είναι παράλληλη με την ευθεία του χρόνου Τ30 (κόκκινο χρώμα),έτσι ώστε οι εκτιμήσεις που γίνονται να πέφτουν πολύ κοντά. Όπως φαίνεται όμως και από την εικόνα 6.8 στη περίπτωση αυτή οι εκτιμήσεις διαφέρουν αρκετά (Τ30 =0,97 sec ενώ Τ =1,51 sec) και αυτό συμβαίνει σε όλες τις παλμικές αποκρίσεις που εξήχθησαν απ’ όλες τις θέσεις μέτρησης.

Εικόνα 6-8

Αυτό πιθανώς να οφείλεται στη παρουσία στάσιμων κυμάτων –τα οποία οι παράλληλες επιφάνειες της αίθουσας ευνοούν- που έχουν σαν αποτέλεσμα ο ρυθμός πτώσης της καμπύλης πτώσης να φθίνει σημαντικά στα τελευταία ντεσιμπέλ, και ο χρόνος αντήχησης να επιμηκύνεται. Μετά από ακρόαση του σήματος εντοπίζουμε την παρουσία του φαινομένου που είναι γνωστό στην αγγλική βιβλιογραφία ως «fluttering echo» ή «ping-pong echo». Εν τέλει αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι χρόνοι Τ30 στη περίπτωση αυτή δεν δίνουν σωστή εκτίμηση και γι’αυτό προτιμούνται οι χρόνοι Τ οι οποίοι παρόλη τη σχετικότητά τους, δίνουν εκτίμηση με μικρότερη απόκλιση λάθους. Στους πίνακες αποτελεσμάτων ο χρόνος Τ  θα αναφέρεται ως Τc (c=custom).

### Συμπεράσματα

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση των αποτελεσμάτων, οι δείκτες καταληπτότητας στην αίθουσα έχουν υψηλές τιμές. Οι τιμές του πίνακα         που αφορούν τους δείκτες STI και %ALCons έχουν πολύ χαμηλές τιμές τυπικής απόκλισης που σημαίνει ότι σε όλη την αίθουσα η καταληπτότητα είναι ομοιόμορφα καλή. Επίσης η παράμετρος C50 κυμαίνεται σε τιμές πάνω από το μηδέν στις επιμέρους συχνότητες, και οι ΕDT, D50 και Ts δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Παρ’ όλα αυτά η τιμή του χρόνου αντήχησης για την αίθουσα (RT=1.55 sec) είναι υψηλή για τα δεδομένα της αίθουσας αυτής και επιδέχεται βελτίωση, όπως επίσης και η καμπύλη του χρόνου αντήχησης κατά μήκος της ζώνης συχνοτήτων (γράφημα 6.8), της οποίας η μορφή δεν μοιάζει με την επιθυμητή μορφή καμπύλης όπως δίνεται στο γράφημα 4.1, αφού οι τιμές της- ξεκινώντας από τα 400 Hz – παρουσιάζουν μία κλιμακούμενη αύξηση με κορύφωση τα 800 Hz, και κατόπιν ελαττώνονται μέχρι τα 4000 Hz.

Πίνακας 6-16 Πίνακας αποτελεσμάτων για την αίθουσα 1.10. Η πρώτη στήλη αποτελεσμάτων αντιστοιχεί στα αποτελέσματα πλήρους ζώνης.

Πίνακας 6-17

Γράφημα 6-8 Σύγκριση της καμπύλης των τιμών Τc (Τ του Smaart) με τις αντίστοιχες τιμές Τ30 σε ανάλυση 1/3 οκτάβας για την αίθουσα 1.10. Παρατηρούμε την απόκλιση που παρουσιάζουν οι τιμές τους στις ζώνες 400-4000 Hz.

### Μοντελοποίηση της αίθουσας με τη χρήση του EASE

Μοντέλα της αίθουσας δημιουργημένα με το πρόγραμμα EASE φαίνονται στις εικόνες 6.9, 6.10, 6.11. Στο πίνακα 6.21 συγκρίνονται οι τιμές των μετρημένων χρόνων αντήχησης, με τις τιμές που προκύπτουν από τη μοντελοποίηση της αίθουσας (χωρίς ακροατήριο, 50% και 100% κατειλημμένη). Επίσης στον πίνακα 6.22 γίνεται η ίδια σύγκριση για τις τιμές των RASTI και %ALCons και στο γράφημα 6.9 για την C50. Να σημειωθεί εδώ ότι επειδή το EASE χρησιμοποιεί άλλη φόρμουλα υπολογισμού αλλά και παρουσίασης  για τα RASTI και %ALCons απ’ ότι το Dirac (με βάση το οποίο εξήχθησαν οι παράμετροι καταληπτότητας από τις μετρήσεις), οι τιμές που προκύπτουν γι’αυτές τις παραμέτρους αξιολογούνται με διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο αξιολόγησης του πίνακα 1.1 και είναι αυτός που φαίνεται στους πίνακες 6.19 και 6.20. Ως εκ τούτου διαφορετικές τιμές που προκύπτουν από τα δύο προγράμματα μπορεί να έχουν τον ίδιο βαθμό αξιολόγησης.

| RASTI (EASE) | Καταληπτότητα |
| --- | --- |
| 0,00-0,25 | Κακή |
| 0,25-0,30 | Πενιχρή |
| 0,30-0,45 | Επαρκής |
| 0,45-0,60 | Καλή |
| 0,60-0,75 | Πολύ καλή |
| 0,75-1,00 | Εξαιρετική |
| %ALCons (EASE) | Καταληπτότητα |
| Άνω του 18 | Κακή |
| 15-18 | Πενιχρή |
| 12-15 | Επαρκής |
| 7-12 | Καλή |
| 3-7 | Πολύ καλή |
| 0-3 | Εξαιρετική |

Πίνακας 6-18                                                                    Πίνακας 6-19

Εικόνα 6-9 Μοντέλα της αίθουσας σε (α) (πάνω αριστερά) τρεις διαστάσεις, (β) (πάνω δεξιά) πλάγια όψη, (γ) (κάτω αριστερά) όψη ιδωμένη από τον πίσω τοίχο,(δ) (κάτω δεξιά) κάτοψη.

Εικόνα 6-10 Μοντέλα από το εσωτερικό της αίθουσας 1.10 (Standard Rendering).

Εικόνα 6-11 Mοντέλα από το εσωτερικό της αίθουσας 1.10 (Architectural Rendering).

Πίνακας 6-20

Πίνακας 6-21

Γράφημα 6-9

Παρατηρούμε από το πίνακα 6.21 ότι οι χρόνοι που μετρήθηκαν, με τους χρόνους που υπολογίζει το μοντέλο στην άδεια αίθουσα (και με τη μέθοδο του Sabine), βρίσκονται πολύ κοντά με απόκλιση κατά μέσο όρο 8,5 sec. Aυτή είναι μία πολύ καλή προσέγγιση που πρακτικά σημαίνει ότι το μοντέλο που κατασκευάστηκε δίνει μία αρκετά καλή εξομοίωση του χώρου. Επίσης οι χρόνοι αντήχησης θα μειωθούν αισθητά και θα πλησιάσουν τους συνιστώμενους για χώρο αυτού του όγκου, όπως δείχνει το μοντέλο-ειδικότερα στις ζώνες από 500 Hz και άνω- με τη παρουσία κοινού σε ποσοστό πλήρωσης της αίθουσας 50% ή και 100%. Η καμπύλη όμως του χρόνου αντήχησης θα εξακολουθήσει να απέχει από την ιδανική αφού η μεν ηχοαπορρόφηση αυξάνει με την παρουσία των ακροατών αλλά η καμπύλη ηχοαπορρόφησης κοινού είναι αυτή που δείχνεται στην εικόνα 6.12 και η οποία έχει μορφή η οποία δεν συμβάλλει στην εξομάλυνση της καμπύλης του χρόνου αντήχησης (υπερβολική αποκοπή μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων).

Η καταληπτότητα όμως –σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του προγράμματος- θα μειωθεί με τη παρουσία κοινού και αυτό οφείλεται στην αύξηση του θορύβου (ο πίνακας 6.23 δίνει την κατανομή του θορύβου ακροατηρίου στις διάφορες συχνότητες).Ειδικότερα η απώλεια συμφώνων θα δώσει πολύ κακούς δείκτες. Βέβαια για τον υπολογισμό των παραμέτρων αυτών το πρόγραμμα χρησιμοποίησε split time 10 ms που πρακτικά σημαίνει ότι θεώρησε αντήχηση περισσότερη από την πραγματική (που αντιστοιχεί σε split time περίπου 50 ms).Επομένως οι δείκτες RASTI και %ALCons δίνουν γι’αυτό το λόγο πιο απαισιόδοξα αποτελέσματα. για τη περίπτωση πάντως της άδειας αίθουσας τα συμπεράσματα της μέτρησης και του μοντέλου δείχνουν να ταυτίζονται.

Να σημειωθεί επίσης εδώ ότι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων RASTI και %ALCons,στο EASE γίνεται στις επιμέρους συχνότητες των 500, 1000, και 2000 Hz,με αποτέλεσμα να μην έχουμε άμεση σύγκριση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, αλλά παρ’όλα αυτά επειδή οι τιμές σ’αυτές  τις τρεις συχνότητες συμβαίνει να είναι πολύ κοντά, είναι εύκολο να κάνουμε μία σχετική σύγκριση, θεωρώντας τη μία από αυτές.

Εικόνα 6-12 Καμπύλη απορρόφησης «σπουδαστών καθισμένων σε ξύλινα καθίσματα» η οποία χρησιμοποιήθηκε στη μοντελοποίηση της αίθουσας στη περίπτωση παρουσίας ακροατηρίου.

Πίνακας 6-22 Πίνακας τιμών θορύβου ακροατηρίου σε ανάλυση 1/3 οκτάβας

Στα γραφήματα της εικόνας 6.13 γίνεται μέσω της χρήσης του EASE γραφική αναπαράσταση της κατανομής των τιμών των παραμέτρων RASTI και %ALCons για τη συχνότητα των 2000 Hz η οποία είναι η πιο βασική συχνοτική συνιστώσα – σε σχέση με τα 500 και τα 1000 Hz – για τη καταληπτότητα της φωνής (σε ποσοστό 34% επί του συνόλου όλων των συχνοτήτων του φάσματος της ανθρώπινης ομιλίας). Η «χαρτογράφηση» (Room mapping) των τιμών γίνεται στη περιοχή ακροατηρίου που έχουμε επιλέξει για την αίθουσα αυτή και ο υπολογισμός των τιμών %ALCons πραγματοποιείται με βάση την εξίσωση Peutz Long Form η οποία προτείνεται ως η αντικειμενικότερη για περιπτώσεις πρόβλεψης της συγκεκριμένης παραμέτρου. Η αριστερή στήλη αφορά τη παράμετρο %ALCons και η δεξιά τη RASTI, ενώ οι περιπτώσεις που εξετάζουμε είναι – από πάνω προς τα κάτω – η περίπτωση της άδειας αίθουσας, της αίθουσας 50% καθώς και της αίθουσας 100% κατειλημμένης από ακροατήριο (όλες οι περιπτώσεις αφορούν εξομοίωση και όχι μέτρηση).

Στα γραφήματα της εικόνας 6.14 φαίνεται πάλι για τις ίδιες με τις προαναφερόμενες περιπτώσεις και για τη παράμετρο %ALCons στα 2 KHz, αφενός σε ποίες τιμές της παραμέτρου αντιστοιχούν οι χρωματισμοί της περιοχής ακροατηρίου, και αφετέρου η κατανομή των τιμών της παραμέτρου σε σχέση με το ποσοστό της περιοχής ακροατηρίου το οποίο εμφανίζει αυτές τις τιμές. Παρόμοιες περιπτώσεις εξετάζονται στα γραφήματα της εικόνας 6.15 μόνο που αφορούν τη παράμετρο RASTI.

Εικόνα 6-13

Παρατηρούμε ότι στη περίπτωση της άδειας αίθουσας έχουμε κατά κύριο λόγο δύο περιοχές καταληπτότητας, μία των μπροστινών θρανίων που όπως ήταν φυσικό έχουν την υψηλότερη, και η δεύτερη των υπόλοιπων θέσεων που έχουν όμως σχετική ομοιομορφία ως προς τις τιμές της παραμέτρου. Στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις –καθώς η αίθουσα γεμίζει με κοινό- οι περιοχές καταληπτότητας πολλαπλασιάζονται και αυξάνεται και το εύρος των τιμών (ειδικότερα στη περίπτωση της απώλειας συμφώνων είναι περισσότερες).

Εικόνα 6-14

Εικόνα 6-15

Για τη περίπτωση της θέσης μέτρησης 5 (εικ. 6.6 ) η οποία βρίσκεται στο κέντρο περίπου της αίθουσας, έγινε επιπρόσθετη εξομοίωση με τη βοήθεια της τεχνικής Raytracing που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5 του πρώτου μέρους.

Εικόνα 6-16

Οι υπολογισμοί σ’αυτή τη περίπτωση για να δώσουν καλά αποτελέσματα απαιτούν εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα επεξεργασίας ακόμη και με υψηλές ταχύτητες επεξεργαστών. για τη συγκεκριμένη θέση χρειάστηκαν 37 ώρες για να ολοκληρωθούν και τα αποτελέσματα δεν ήταν γενικά τα αναμενόμενα. Αποσπάσματα του log αρχείου που δημιουργήθηκε δίνονται στην εικόνα 6.16.

Εικόνα 6-17

Στην εικόνα 6.17 φαίνεται η εξομοίωση της διάδοσης των ηχητικών «ακτίνων» (rays) μέσα στην αίθουσα που ξεκινούν από τη πηγή (θέση ομιλητή) και προσκρούοντας στις διάφορες επιφάνειες του χώρου καταλήγουν στην θέση 5, για τη ζώνη του 1 KHz (ανάλυση 1/3 οκτάβας) και τα πρώτα 10ms της λειτουργίας της πηγής.

Εικόνα 6-18

Εικόνα 6-19

Εικόνα 6-20 Οι χρόνοι Schroeder που υπολογίστηκαν από το EASE (μαύρη καμπύλη), δεν συμπίπτουν με τους χρόνους που μετρήθηκαν (πράσινη ή μώβ καμπύλη).

Στην εικόνα 6.18 φαίνονται (αριστερά) η μετρημένη παλμική απόκριση στη θέση 5 και (δεξιά) η υπολογισμένη με το πρόγραμμα και τη τεχνική Raytracing.Παρατηρούμε ότι υπάρχουν εμφανείς διαφορές μεταξύ των δύο σημάτων. Παρ’ όλα αυτά οι φιλτραρισμένες  αποκρίσεις στη ζώνη του 1Κ (σε ανάλυση 1/3 οκτάβας) δίνουν χρόνους αντήχησης που είναι αρκετά κοντά.( Τ30 = 0,78 sec η μετρημένη και 0,87 sec η εξομοίωση, εικ.6.19 ). Γενικά όμως  οι χρόνοι αντήχησης Schroeder που υπολογίζονται από το Ease (εικ. 6.20 ) δεν πλησιάζουν αυτούς που εξήχθησαν από τις μετρήσεις για τη συγκεκριμένη θέση στην αίθουσα.

Στις εικόνες 6.21 φαίνονται δύο ακόμη από τους υπολογισμούς του προγράμματος με βάση τη συγκεκριμένη τεχνική. Στη πρώτη (αριστερά) φαίνεται το πολικό διάγραμμα πλάτους-γωνίας φάσης του σήματος της πηγής για τη ζώνη του 1 ΚHz σε ανάλυση 1/3 οκτάβας από τη θέση που έχουμε επιλέξει για προσομοίωση, και στη δεύτερη το τρισδιάστατο διάγραμμα (waterfall) πλάτους – συχνότητας – χρόνου για τη συγκεκριμένη πάντα θέση.

Εικόνα 6-21

Εικόνα 6-22

Εικόνα 6-23

Τέλος, στις εικόνες 6.22 και 6.23 φαίνονται τα διαγράμματα RASTI και %ALCons (στη ζώνη 1 ΚHz) αντίστοιχα σε συνάρτηση με τον χρόνο split time που είναι ο χρόνος όπου αρχίζουμε να μετράμε την αντήχηση. Για split time 50 ms, που είναι ο χρόνος που προκύπτει από τις μετρήσεις μας, έχουμε RASTI ~ 0,622 και %ALCons ~ 5,9 οι οποίες είναι τιμές κοντά στις μετρημένες για τη θέση αυτή (βλ. πιν. 6.21).

Να σημειωθεί εδώ ότι οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο προκειμένου να γίνει η εξομοίωση και η πρόβλεψη για τα ακουστικά μεγέθη που παρατέθηκαν παραπάνω,επιλέχθηκαν από τη βάση ηχητικών πηγών του EASE.Οι αποκρίσεις συχνότητας και διαγράμματα κατευθυντικότητας  των πηγών αυτών δίνονται στα γραφήματα 6.11. Πρόκειται για μία ανδρική και μία γυναικεία φωνή σε ανυψωμένη ένταση ομιλίας (αποκαλούνται MAN RAISED και FEM RAISED αντίστοιχα και χρησιμοποιούμενες εναλλακτικά έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα ).Οι ίδιες πηγές χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις εξομοιώσεις που έγιναν με το πρόγραμμα.

(α)

(β)

(γ)

(ε)

(στ)

Γράφημα 6-10 Διαγράμματα MAX SPL-συχνότητας σε ανάλυση 1/3 οκτάβας για την ανδρική (α) και τη γυναικεία (β) φωνή που χρησιμοποιήθηκαν στις εξομοιώσεις. Η ανδρική φωνή παρουσιάζει αυξημένες τιμές στις ζώνες χαμηλών σε σχέση με τη γυναικεία, που παρουσιάζει ανάλογη αύξηση στις μεσαίες και υψηλές ζώνες. Τα υπόλοιπα γραφήματα αφορούν διαγράμματα κατευθυντικότητας στα οποία οι δύο φωνές παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες.

### Προτάσεις

Αν το πρόβλημα της δημιουργίας των στάσιμων κυμάτων οφείλεται στις παράλληλες επιφάνειες του χώρου τότε ένας τρόπος για να επιλυθεί είναι η τοποθέτηση ηχοδιαχυτών (diffusers), στα κατάλληλα σημεία της αίθουσας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη διασπορά του ήχου σ’αυτήν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιφάνεια αυτή είναι ο ένας μεγάλος παράλληλος τοίχος κατά μήκος της αίθουσας. Αν το πρόβλημα επιλυθεί τότε η καμπύλη Τc του γραφήματος 6.8 θα προσεγγίσει αυτή του Τ30 η οποία ταιριάζει περισσότερο με την ιδανική μορφή καμπύλης που προτείνεται για χώρους ακροατηρίου, όπως έχουμε δείξει σε προηγούμενη παράγραφο.

Τα επίπεδα καταληπτότητας στην αδειανή αίθουσα είναι καλά. Η προσομοίωση έδειξε ότι με τη παρουσία κοινού, λόγω του θορύβου που δημιουργείται, αυτά παραμένουν στα ίδια επίπεδα ή μειώνονται και λίγο. Παράλληλα οι χρόνοι αντήχησης που μετρήσαμε (αν θεωρήσουμε ότι λύσαμε το πρόβλημα των στάσιμων και αυτοί είναι περίπου οι Τ30) είναι κατά μέσο όρο σε όλο τα φάσμα λίγο παραπάνω από τα ανώτατα όρια για αίθουσα αυτού του όγκου, με μία μεγαλύτερη υπερπήδηση των ορίων στις συχνότητες από 1250-6300 Hz. Επομένως μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την καταληπτότητα στην αίθουσα βελτιώνοντας τους χρόνους αντήχησης. Άλλωστε ένας επιπλέον παράγοντας που δείχνει προς αυτή τη κατεύθυνση είναι ο λόγος όγκος / ακροατή (πίν. 4.1) που στη προκειμένη περίπτωση είναι μεγαλύτερος από το βέλτιστο και έχει τιμή 3,57.

Επομένως στην αίθουσα πρέπει να προστεθούν περισσότερα ηχοαπορροφητικά υλικά. Μία πρόσφορη λύση σ’αυτή τη περίπτωση είναι η αντικατάσταση της υπάρχουσας ακουστικής οροφής και η τοποθέτηση νέας με ελαφρώς βελτιωμένους συντελεστές απορρόφησης και κάπως αυξημένους στη περιοχή συχνοτήτων που αναφέρθηκε παραπάνω, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομοιογένεια από τη ζώνη των 250 Ηz και άνω. Μία τέτοια οροφή θα μπορούσε να έχει την καμπύλη απορρόφησης του γραφήματος 6.11 (κάτω εικόνα) και παρατίθεται για σύγκριση με την καμπύλη της ήδη υπάρχουσας ακουστικής οροφής (πάνω εικόνα).

Γράφημα 6-11

## ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2

Αίθουσα διδασκαλίας 1.15, Κτ.Ηλεκτρολόγων, ισόγειο

Περιγραφή του χώρου

H αίθουσα διδασκαλίας έχει θέσεις για 86 άτομα ακροατήριο τα οποία μπορούν να καθίσουν σε κάποιο από τα καθίσματα των 21 συνολικά (δύο σειρών) ξύλινων θρανίων ή κάποιο από τα υπόλοιπα 16 καθίσματα που βρίσκονται βαλμένα περιμετρικά στην αίθουσα. Τα υλικά των επιφανειών είναι παρόμοια με αυτά της αίθουσας 1.10, με τη διαφορά ότι στην οροφή δεν έχει τοποθετηθεί κάποιο ακουστικό υλικό, ούτε έχει σοφατιστεί, αλλά το μπετόν έχει μόνο βαφτεί. Γενικά η αίθουσα δεν έχει υποστεί κάποιας μορφής ακουστική βελτίωση, και τα μόνα αντικείμενα τα οποία ουσιαστικά παρέχουν κάποια απορρόφηση είναι τα έπιπλα που βρίσκονται στο χώρο (θρανία, καθίσματα, έδρα, πίνακες ).

Φωτογραφία 6-7

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m) | ΟΓΚΟΣ (m3) |
| --- | --- |
| Μήκος(max) | 16,8 | 382,78 |
| Πλάτος(max) | 7,85 |  |
| Ύψος | 3,2 |  |

Πίνακας 6-23

### Διεξαγωγή των μετρήσεων

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 11 διαφορετικές θέσεις της αίθουσας, οι οποίες φαίνονται στην εικόνα 6.24, αριθμημένες με την ίδια αύξουσα σειρά που αντιστοιχεί και στην σειρά που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις στις θέσεις αυτές. Η μεθοδολογία είναι η γνωστή της παραγράφου 3.3.1.1 με τη χρήση του προγράμματος Dirac,όπως και στους προηγούμενους χώρους που μετρήθηκαν.

### Θόρυβος περιβάλλοντος

Η επίδραση του θορύβου είναι μηδενική και σ’αυτή τη περίπτωση μιάς και ο θόρυβος στην αίθουσα κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (30 db τιμή κορυφής, ~ 30 db RMS)

Εικόνα 6-24 Θέσεις μέτρησης αίθουσας 1.15

### Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Στην εικόνα 6.25 φαίνονται τέσσερις από τις έντεκα παλμικές αποκρίσεις που εξήχθησαν από τις μετρήσεις που πάρθηκαν στις έντεκα διαφορετικές θέσεις μέσα στην αίθουσα. Από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω είναι οι παλμικές αποκρίσεις στις θέσεις 5, 6, 8 και 10.

Εικόνα 6-25

Παρατηρούμε ότι διαφοροποιημένη ως προς τις υπόλοιπες στο τμήμα του απευθείας σήματος και των πρώιμων ανακλάσεων είναι η απόκριση στη θέση 6 η οποία βρίσκεται στην ίδια περίπου ευθεία με τη πηγή και σε απόσταση 14,6 μέτρων απ’αυτή, προς το πίσω μέρος της αίθουσας. Οι υπόλοιπες αποκρίσεις – που παρουσιάζουν πολύ μικρές διαφορές- αντιστοιχούν σε σημεία στην αίθουσα κοντά σε γωνίες ή εφαπτομενικά στους πίσω ή πλάγιους τοίχους, και εκεί έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση πρώιμων ανακλάσεων.

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των προγραμμάτων Sample Champion (όλες οι βασικές παράμετροι εκτός της καταληπτότητας) και Dirac (παράμετροι καταληπτότητας ).

### Συμπεράσματα

Γράφημα 6-12 Τιμές χρόνου αντήχησης Τ30 σε ανάλυση 1/3 οκτάβας (μ.όρος, min & max) για την αίθουσα 1.15. (Πηγή : Dirac)

Από την επισκόπηση των αποτελεσμάτων στους πίνακες        6.24 και 6.25 είναι εμφανή τα πενιχρά αποτελέσματα καταληπτότητας που προκύπτουν για την αίθουσα αυτή. Αυτό εξάλλου συμφωνεί με τον εξαιρετικά υψηλό χρόνο αντήχησης που προκύπτει από τις μετρήσεις και ο οποίος είναι RT=2,7 sec ! O τόσο υψηλός χρόνος για τα δεδομένα της αίθουσας οφείλεται στην ανυπαρξία ακουστικής επεξεργασίας, και την καθιστούν ουσιαστικά ανεπαρκή με την υπάρχουσα διαμόρφωση για τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί.

Πάντως όλες οι θέσεις έδωσαν περίπου τον ίδιο χρόνο αντήχησης και αυτό φαίνεται από τη πολύ μικρή τιμή της απόκλισης. Στο γράφημα 6.12 έχει σχεδιαστεί η καμπύλη του χρόνου αντήχησης σε συνάρτηση με τη συχνότητα, για τις ζώνες συχνοτήτων από 100-10000 Hz σε ανάλυση 1/3 οκτάβας και εκατέρωθεν αυτής οι καμπύλες των ελαχίστων και μεγίστων τιμών που παίρνει στο σύνολο των μετρηθέντων θέσεων. Παρατηρούμε ότι οι τιμές της δεν δίνουν ευθεία γραμμή στις ζώνες από 250-4000 Hz αλλά παρουσιάζουν διακυμάνσεις και ότι τουλάχιστον από τη ζώνη των 500 Ηz και άνω οι τιμές των μετρηθέντων χρόνων σε όλες τις θέσεις παρουσιάζουν μεταξύ τους ελάχιστες αποκλίσεις.

Γράφημα 6-13

Η καταληπτότητα όπως φαίνεται και στο πίνακα 6.26            χαρακτηρίζεται πενιχρή ομοιόμορφα σε όλη την αίθουσα. Ο δείκτης RASTI αλλά και οι υπόλοιποι δείκτες καταληπτότητας εμφανίζουν την ελάχιστη τιμή τους στη θέση 1 (μπροστινό θρανίο) και τη μέγιστη –αλλά πάντα χαμηλή – τιμή στη θέση 3 (γράφημα 6.14). Οι τιμές της απώλειας συμφώνων θεωρούνται εξαιρετικά κακές.

Πίνακας 6-24

Πίνακας 6-25

### Μοντελοποίηση της αίθουσας με τη χρήση του EASE

Μοντέλα της αίθουσας κατασκευασμένα με το πρόγραμμα φαίνονται στις εικόνες 6.26.

Εικόνα 6-26 Mοντελοποίηση της αίθουσας 1.15 με το EASE (Standard Rendering, Architectural Rendering).

Πίνακας 6-26

Γράφημα 6-14 Σύγκριση καμπυλών χρόνων αντήχησης της αίθουσας 1.15 σε συνάρτηση με τη συχνότητα.

Πίνακας 6-27

Παρατηρούμε τόσο από το πίνακα 6.27 όσο και το γράφημα 6.14 ότι υπάρχει αρκετά καλή συσχέτιση μεταξύ των τιμών του χρόνου αντήχησης που μετρήθηκαν (σε άδεια αίθουσα ) και των τιμών που προκύπτουν από την αντίστοιχη εξομοίωση. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο μας είναι καλό. Επίσης από τα ίδια δεδομένα προκύπτει για μία ακόμη φορά η μεγάλη απόκλιση του χρόνου αντήχησης από τη βέλτιστη τιμή και πως η απόκλιση αυτή μειώνεται δραστικά με τη παρουσία κοινού στην αίθουσα.

Γράφημα 6-15

Από το πίνακα 6.28 και το γράφημα 6.15 προκύπτει επίσης καλή συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών καταληπτότητας που μετρήθηκαν και αυτών που υπολογίστηκαν με την εξομοίωση. Αυτό ισχύει περισσότερο για τα RASTI, %ALCons και λιγότερο για το C50. Πάντως η καταληπτότητα χαρακτηρίζεται καλή μόνο με τη παρουσία κοινού 100%, και για τις συχνότητες από 630 Hz και άνω (γράφ. 6.15, C50 >0).

Όπως κάναμε και για την αίθουσα 1.10 έτσι και δω, δείχνουμε γραφικά στις εικόνες 6.27 την κατανομή των τιμών RASTI και % ALCons για τη ζώνη των 2 KHz,στη θεωρούμενη περιοχή ακροατηρίου μέσα στο τρισδιάστατο μοντέλο της αίθουσας. Η αριστερή στήλη αφορά τη παράμετρο %ALCons και η δεξιά την RASTI και οι περιπτώσεις που εξετάζουμε είναι της άδειας αίθουσας, της 50% και 100% κατειλημμένης από κόσμο (από τη πρώτη προς τη τελευταία στήλη). Στα γραφήματα της εικόνας 6.28 φαίνεται πάλι για τις ίδιες με τις προαναφερόμενες περιπτώσεις και για τη παράμετρο %ALCons στα 2 KHz, αφενός σε ποίες τιμές της παραμέτρου αντιστοιχούν οι χρωματισμοί της περιοχής ακροατηρίου, και αφετέρου η κατανομή των τιμών της παραμέτρου σε σχέση με το ποσοστό της περιοχής ακροατηρίου το οποίο εμφανίζει αυτές τις τιμές. Παρόμοιες περιπτώσεις εξετάζονται στα γραφήματα της εικόνας 6.29 μόνο που αφορούν τη παράμετρο RASTI.

Παρατηρώντας τα γραφήματα αυτά κάνουμε τα εξής σχόλια : Πρώτον όπως ήταν αναμενόμενο, η καταληπτότητα προκύπτει να είναι καλύτερη στις μπροστινές θέσεις, παρ’ όλο που στη περίπτωση του RASTI στην άδεια αίθουσα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις μετρήσεις, που έδειξαν ότι η ελάχιστη τιμή του σημειώνεται στη θέση 1 (μπροστινό θρανίο δεξιάς σειράς θρανίων). Επίσης όσο η αίθουσα καταλαμβάνεται από το ακροατήριο, η περιοχή αυτή της υψηλής καταληπτότητας εξαπλώνεται όλο και περισσότερο προς το κέντρο της αίθουσας.

Στη περίπτωση της άδειας αίθουσας και κυρίως για τη παράμετρο RASTI υπάρχει μεγάλη ομοιομορφία στις τιμές -οι τιμές 0,36 έως 0,38 συναντώνται στο 88% της περιοχής ακροατηρίου- γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των μετρήσεων (πίνακας 6.26, τυπική απόκλιση για τις τιμές RASTI 0,02).Βέβαια όσο η αίθουσα αρχίζει να πληρούται ,η ομοιομορφία αυτή χάνεται και οι τιμές και των δύο παραμέτρων διασπείρονται δημιουργώντας περισσότερες περιοχές καταληπτότητας.

Εικόνα 6-27

Εικόνα 6-28

Εικόνα 6-29

Για εξομοίωση με τη τεχνική Raytracing επιλέχθηκε η θέση 4 των μετρήσεων η οποία βρίσκεται περίπου στο κέντρο της αίθουσας. Και σ’αυτή τη περίπτωση τα αποτελέσματα –κυρίως όσο αφορά τον υπολογισμό της παλμικής απόκρισης και των χρόνων αντήχησης Schroeder- δεν ήταν απόλυτα ικανοποιητικά. Είναι εντυπωσιακό ότι παρ’ όλο που είχαμε στη διάθεση μας έναν αρκετά γρήγορο υπολογιστή και χρειάστηκαν πάνω από 3 ημέρες συνεχούς απασχόλησης του με τη συγκεκριμένη εργασία, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα!

Στις εικόνες 6.30 και 6.31 φαίνεται σε δύο σχεδιαστικές απόψεις η προσομοίωση της διάδοσης των «ακτίνων» του ήχου για τα πρώτα 10 ms της λειτουργίας της πηγής στο 1 KHz όσο αφορά τη θέση 4. Επίσης στην εικόνα       δείχνεται μία σύγκριση της παλμικής απόκρισης που μετρήθηκε μέσα στην αίθουσα με αυτήν που υπολογίζει το πρόγραμμα και στις εικόνες 6.32 και 6.33 το τρισδιάστατο διάγραμμα πλάτους- συχνότητας-χρόνου για τη συγκεκριμένη θέση ακρόασης και το πολικό διάγραμμα πλάτους-γωνίας φάσης για τη συχνότητα του 1 ΚΗz.

Aρκετά καλή προσέγγιση με τις μετρημένες τιμές επιτεύχθηκε στη περίπτωση των παραμέτρων %ALCons, RASTI για το 1 ΚΗz (split time 10 ms) και της C50 (υπολογισμός σε ανάλυση 1/3 οκτάβας). Τα γραφήματα φαίνονται στις εικόνες 6.34 και 6.35. ( %ALCons εξομ.= 27, %ALCons μέτρ. =29,9 , RASTI εξομ.= 0,34 ,RASTI μετρ. =0,32). Ειδικά στη περίπτωση του C50 τα αποτελέσματα είναι πιο κοντά στη μέτρηση απ’ ότι τα αντίστοιχα που υπολογίστηκαν με τη μέθοδο Room mapping.

Εικόνα 6-30

Εικόνα 6-31

Εικόνα 6-32 Πάνω : παλμική απόκριση που μετρήθηκε στη θέση. Κάτω : Παλμική απόκριση στην ίδια θέση που υπολογίζει το EASE.

Εικόνα 6-33

Εικόνα 6-34

Εικόνα 6-35

### Προτάσεις

Είναι προφανές ότι οι υψηλοί χρόνοι αντήχησης της αίθουσας δεν συμβαδίζουν με το σκοπό για τον οποίο αυτή είναι κατασκευασμένη να εξυπηρετήσει. Προκειμένου η καμπύλη αντήχησης που μετρήθηκε στην άδεια αίθουσα και που φαίνεται στο γράφημα 6.14 να πλησιάσει τη βέλτιστη καμπύλη πρέπει να προστεθούν ηχοαπορροφητικά υλικά. Κάτι τέτοιο εξάλλου δείχνει και ο λόγος όγκος/ ακροατή που είναι πολύ πάνω από το βέλτιστο (4,48> 3,1).

Η πιο πρόσφορη λύση είναι η προσθήκη ακουστικής οροφής. Τοποθετώντας μία ακουστική οροφή με καμπύλη απορρόφησης όπως αυτή του γραφήματος 6.11 (κάτω εικόνα) οι χρόνοι αντήχησης μειώνονται περίπου κατά 60% σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων και έχουμε καμπύλη που φαίνεται στην εικόνα 6.36.

Εικόνα 6-36 Πρόβλεψη καμπύλης χρόνου αντήχησης με τη τοποθέτηση ακουστικής οροφής του γραφήματος 6.11.

Αυτή όμως εξακολουθεί να μην είναι η επιθυμητή μορφή καμπύλης. για να έχουμε την επιθυμητή μορφή θα πρέπει η ακουστική οροφή που θα τοποθετήσουμε να έχει NRC > 0,4 και η καμπύλη απορρόφησης να είναι τέτοια ώστε να «αντισταθμίζει» την ανομοιογένεια στις τιμές των χρόνων αντήχησης που στη συγκεκριμένη περίπτωση εμφανίζεται στις ζώνες από 500 – 3150 Ηz.(πρέπει οι συντελεστές στη περιοχή αυτή να έχουν μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τους συντελεστές των υπόλοιπων ζωνών).

## ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1

Αμφιθέατρο Ηλεκτρολόγων, Κτ.Ηλεκτρολόγων

Περιγραφή του χώρου

Φωτογραφίες 6-8 Φωτογραφίες από το εσωτερικό του αμφιθεάτρου Ηλεκτρολόγων.

Το αμφιθέατρο Ηλεκτρολόγων του κτιρίου Ηλεκτρολόγων είναι συνολικού όγκου 375,2 m3 και χωρητικότητας 82 θέσεων. Μεγάλο μέρος των επιφανειών (οροφή, πλαϊνοί τοίχοι, πίσω τοίχος) έχουν υποστεί ακουστική επεξεργασία με τη τοποθέτηση απορροφητών σε αυτές οι οποίοι είναι δύο ειδών :

- Απορροφητές μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων οι οποίοι αποτελούνται από διάτρητη γυψοσανίδα με διάτρηση min 20%, σε απόσταση 10 cm από το τοίχο ή την οροφή με υαλοβάμβακα επενδεδυμένο με υαλούφασμα στο κενό και

- απορροφητές χαμηλών συχνοτήτων οι οποίοι είναι γυψοσανίδες σε απόσταση 10 cm από το τοίχο με υαλοβάμβακα 5 cm στο κενό.

Οι πρώτοι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της οροφής, ποσοστό του πίσω τοίχου (από απόσταση 1,24 μέτρων από το πάτωμα μέχρι την οροφή η οποία βρίσκεται σε ύψος 4,5 μέτρων από το χαμηλότερο σημείο του αμφιθεάτρου) και ποσοστό των πλαϊνών τοίχων (από απόσταση 2,85 μέτρων από το χαμηλότερο σημείο του αμφιθεάτρου μέχρι την οροφή), ενώ οι δεύτεροι τα υπόλοιπα μέρη των ίδιων επιφανειών. Επίσης στο πάνω μέρος του αμφιθεάτρου και πίσω ακριβώς από τις θέσεις του ακροατηρίου έχει τοποθετηθεί ηχοαπορροφητικό παραπέτασμα από διάτρητη και συμπαγή γυψοσανίδα τύπου sandwich συνολικής επιφανείας 20,6 m2 (φωτογραφία 6.9) .

Οι υπόλοιποι τοίχοι είναι σοφατισμένοι και βαμμένοι με λεία επιφάνεια, στο δάπεδο έχει τοποθετηθεί αυτοκόλλητο κάλυμμα, τα καθίσματα των ακροατών είναι από ξύλο και βερνικωμένα έτσι ώστε να έχουν λεία επιφάνεια, οι πόρτες είναι επίσης από συμπαγές ξύλο και λεία επιφάνεια.

Φωτογραφία 6-9 Απορροφητής τύπου sandwich στο πίσω μέρος του αμφιθεάτρου.

Η συνολική επιφάνεια που καλύπτει το αμφιθέατρο είναι 456,18 m2 και εξ αυτών οι απορροφητικές επιφάνειες είναι 85,06 m2 με μέσο συντελεστή απορρόφησης 0,19 (στοιχεία υπολογισμένα από την εξομοίωση με το πρόγραμμα EASE). Το κεκλιμένο επίπεδο πάνω στο οποίο βρίσκονται οι θέσεις των ακροατών σχηματίζει γωνία 46,3° με το οριζόντιο επίπεδο.

### Διεξαγωγή των μετρήσεων

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 6 διαφορετικές θέσεις της αίθουσας, οι οποίες φαίνονται στην εικόνα 6.37 της κάτοψης του μοντέλου του αμφιθεάτρου, αριθμημένες με τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες μετρήσεις σ’αυτές. Η μεθοδολογία είναι η γνωστή της παραγράφου 3.3.1.1 με τη χρήση του προγράμματος Dirac,όπως και στους προηγούμενους χώρους που μετρήθηκαν.

Εικόνα 6-37

### Θόρυβος περιβάλλοντος

Η επίδραση του θορύβου είναι αμελητέα και σ’αυτή τη περίπτωση μιάς και ο θόρυβος στην αίθουσα κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (35 db τιμή κορυφής, ~ 30 db RMS)

### Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Στην εικόνα 6.38 φαίνονται δύο από τις έξι παλμικές αποκρίσεις που εξήχθησαν από τις μετρήσεις. (Οι αποκρίσεις σ’ όλες τις θέσεις είναι παρόμοιες) Αριστερά είναι η παλμική απόκριση που αντιστοιχεί στη θέση 3 (κέντρο του χώρου) και δεξιά η απόκριση στη θέση 6.

Εικόνα 6-38

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των προγραμμάτων Sample Champion (όλες οι βασικές παράμετροι εκτός της καταληπτότητας) και Dirac (παράμετροι καταληπτότητας ).

### Συμπεράσματα

Γράφημα 6-16

Mία πρώτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει βλέποντας τα αποτελέσματα είναι ότι ο χρόνος αντήχησης πλήρους ζώνης (RT=0,68 sec) αλλά και οι χρόνοι σε ανάλυση 1/3 οκτάβας στις ζώνες 500 Hz και άνω, βρίσκονται στα φυσιολογικά πλαίσια για χώρο της συγκεκριμένης χρήσης και όγκου και εμφανίζουν χαμηλές τιμές τυπικής απόκλισης. Οι τιμές του EDT όμως είναι αρκετά πιο πάνω απ’αυτή του χρόνου αντήχησης και αυτό συνεπάγεται μέτρια επίπεδα καταληπτότητας, όπως φαίνεται επίσης και από τις τιμές των STI, %ALCons αλλά και των C50, D50 (πίνακες 6.29 και 6.30 ). Έχουμε δηλαδή ένα χώρο με κανονικό χρόνο αντήχησης αλλά μέτρια ως φτωχή καταληπτότητα και αυτό πιθανότατα οφείλεται στις πολλές πρώιμες ανακλάσεις στο χώρο.

Επίσης η καμπύλη του χρόνου αντήχησης (γράφημα 6.16) εμφανίζει πτώση και όχι άνοδο στις συχνότητες από 200 Hz και κάτω καθώς και στις συχνότητες από 315 Hz έως 4000 Hz δεν είναι απόλυτα ευθεία (με μικρές βέβαια διακυμάνσεις).

Πίνακας 6-28

Πίνακας 6-29

Γράφημα 6-17

Aπό το γράφημα 6.17 παρατηρούμε τις μεγάλες διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι τιμές του EDT –ειδικότερα στις ζώνες χαμηλών- και σε σχέση με τη συχνότητα αλλά και σε σχέση με τις θέσεις μέτρησης κάτι το οποίο άλλωστε φαίνεται και από τις τιμές της τυπικής απόκλισης για τη συγκεκριμένη παράμετρο στο πίνακα 6.29.

### Μοντελοποίηση του αμφιθεάτρου με τη χρήση του EASE

Στην εικόνες από 6.39 έως 6.41 φαίνονται με διαφορετικές επεξεργασίες (Room edit, Standard Rendering, Architectural Rendering) που υποστηρίζει το πρόγραμμα το αποτέλεσμα της μοντελοποίησης του χώρου. Κατόπιν παρατίθενται οι γνωστοί πίνακες και τα διαγράμματα σύγκρισης των αποτελεσμάτων της μέτρησης και της προσομοίωσης.(πίνακες  6.31-6.32, γράφημα 6.18).

Εικόνα 6-39

Εικόνα 6-40

Εικόνα 6-41 Eικόνες από το εσωτερικό του μοντέλου το οποίο κατασκεύασε το EASE για το αμφιθέατρο Ηλεκτρολόγων.

Πίνακας 6-30

Πίνακας 6-31

Γράφημα 6-18

Παρατηρούμε από το πίνακα 6.31 και  το γράφημα 6.18 ότι η καμπύλη της μέτρησης και της εξομοίωσης σε άδεια αίθουσα βρίσκονται αρκετά κοντά στους χρόνους εκτός ίσως από τη περιοχή κάτω από τα 160 Hz,και επίσης αρκετά κοντά στη βέλτιστη καμπύλη. Με τη παρουσία ακροατηρίου οι χρόνοι μειώνονται κι άλλο και η καμπύλη εξομαλύνεται περαιτέρω αλλά απομακρύνεται από τη βέλτιστη.

Να σημειωθεί εδώ κάτι το οποίο ισχύει γενικά για όλες τις εξομοιώσεις που έγιναν με το EASE αλλά παίρνει ιδιαίτερη σημασία στη περίπτωση των δύο αμφιθεάτρων, όπου στα ηχοαπορροφητικά υλικά συμπεριλαμβάνονται και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος των επιφανειών, οι απορροφητές που αναφέρθηκαν ήδη στη παράγραφο της περιγραφής του συγκεκριμένου χώρου. Πρόκειται για το γεγονός ότι, όπως είναι κατανοητό –παρ’ όλο που η βάση δεδομένων των απορροφητικών υλικών του EASE είναι μεγάλη- δεν μπορεί να καλύψει πάντα την κάθε εξειδικευμένη περίπτωση πραγματικού υλικού με αποτέλεσμα να γίνονται σε μερικές περιπτώσεις προσεγγίσεις με παρόμοια, ήδη υπάρχοντα υλικά ή να ορίζονται νέα με βάση την εμπειρία ή την βοήθεια ειδικού λογισμικού που χρησιμοποιείται γι’ αυτή ακριβώς την εργασία.

Στη περίπτωση λοιπόν των δύο αμφιθεάτρων χρειάστηκε να εξομοιώσουμε τον απορροφητή μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων -επειδή στη βάση υλικών του EASE δεν υπήρχε υλικό που να πλησιάζει αρκετά στις προδιαγραφές του- με τη βοήθεια του λογισμικού εξομοίωσης ακουστικών υλικών WINFLAG 2.0. Με βάση το πρόγραμμα αυτό προέκυψαν οι συντελεστές και η καμπύλη απορρόφησης του απορροφητή και προστέθηκαν στη βάση του EASE για να χρησιμοποιηθούν στην εξομοίωση (εικ. 6.42). Είναι προφανές ότι στη περίπτωση αυτή αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση προσέγγισης ενός πραγματικού υλικού από κάποιο που δεν ταυτίζεται ακριβώς με τις προδιαγραφές του, η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ακουστικής εξομοίωσης του χώρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ποιότητα αυτής της προσέγγισης.

Εικόνα 6-42 Καμπύλη και συντελεστές απορρόφησης του απορροφητή μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων που χρησιμοποιήθηκε στην εξομοίωση.

Από το πίνακα  6.32 παρατηρούμε ότι το EASE δίνει αισιόδοξα σε σχέση με τις μετρήσεις αποτελέσματα για τη καταληπτότητα του χώρου. Με τη πλήρωση του χώρου με ακροατήριο κατά 50% η καταληπτότητα μειώνεται –κάτι που οφείλεται πιθανώς στο θόρυβο που αυτό δημιουργεί- και παραμένει στα ίδια επίπεδα και όταν το ακροατήριο γεμίσει το αμφιθέατρο.

Γράφημα 6-19

Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι διαφέρουν πολύ τα αποτελέσματα για το C50 που δίνει η μέτρηση με αυτά που υπολογίστηκαν από την εξομοίωση. Γενικά το πρόγραμμα έδωσε για το χώρο αυτό πιο αισιόδοξα αποτελέσματα από αυτά που ισχύουν στη πραγματικότητα.

Στις εικόνες 6.43  φαίνεται η γραφική κατανομή (mapping) των τιμών %ALCons (αριστερή στήλη) και RASTI (δεξιά ) στην περιοχή ακρόασης του αμφιθεάτρου για τα 2 ΚHz, για τη περίπτωση της εξομοίωσης του άδειου, 50% και 100% κατειλημμένου αμφιθεάτρου (από πάνω σειρά προς τα κάτω). Παρατηρούμε ότι στη περίπτωση αρχικά της απουσίας ακροατηρίου στην ουσία έχουμε μία περιοχή πολύ καλής καταληπτότητας για την % απώλεια συμφώνων, και δύο περιοχές επίσης πολύ καλής καταληπτότητας για τη παράμετρο RASTI.

Εικόνα 6-43

Εικόνα 6-44

Εικόνα 6-45

Με τη προσέλευση κοινού η καταληπτότητα πέφτει -είναι ελαφρώς καλύτερη στη περίπτωση της 100% πλήρωσης- ενώ δημιουργούνται δύο μεγάλες περιοχές που χωρίζουν τη περιοχή ακροατηρίου περίπου στη μέση (με τη περιοχή καλύτερης καταληπτότητας φυσικά να είναι οι πρώτες σειρές των εδράνων). Τα διαγράμματα των εικόνων 6.44 και 6.45 αφορούν τις ίδιες περιπτώσεις με τους προηγούμενους χώρους που μελετήθηκαν.

Για την εξομοίωση με την τεχνική Raytracing επιλέχθηκε η θέση μέτρησης 3 (βλ. εικ. 6.37 ). Η παλμική απόκριση που μετρήθηκε σ’αυτή τη θέση φαίνεται στην εικόνα 6.46  ενώ στην ίδια εικόνα  φαίνεται για σύγκριση η παλμική απόκριση που υπολογίστηκε από την εξομοίωση. Στη περίπτωση αυτή έχουμε τη μεγαλύτερη ομοιότητα που εμφανίστηκε ως τώρα σε σχέση με τις προηγούμενες δύο φορές χρήσης της τεχνικής, μεταξύ της πραγματικής και της εξομοιούμενης απόκρισης, και αυτό οφείλεται στο μικρό χρόνο αντήχησης που είχε αυτή τη φορά το πρόγραμμα να εξομοιώσει.

Εικόνα 6-46 Παλμική απόκριση στη θέση 3 (πάνω) και παλμική απόκριση που προκύπτει από την εξομοίωση στην ίδια θέση (κάτω).

Εικόνα 6-47

Επομένως προέκυψαν και τα καλύτερα αποτελέσματα ως αναφορά τους χρόνους Schroeder που υπολογίστηκαν από την προσομοίωση. Στο γράφημα 6.20 φαίνεται σύγκριση αυτών των χρόνων με τους χρόνους που προέκυψαν από τη μέτρηση στη θέση 3.

Επίσης στην εικόνα 6.47 δείχνεται τη χρονική στιγμή 5 ms μετά την έναρξη λειτουργίας της πηγής, ποιά υπολογίζει το πρόγραμμα ότι θα είναι, η εικόνα των διαδρομών του συνόλου των ηχητικών ακτίνων που ξεκίνησαν από τη πηγή και προσκρούοντας στις επιφάνειες του χώρου κατέληξαν στη θέση 3, μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό (Raytracing movie).Καλή συσχέτιση προέκυψε και για τις παραμέτρους καταληπτότητας. Επεξεργαζόμενοι τη παλμική απόκριση που το πρόγραμμα υπολόγισε σε μορφή αρχείου wav για τη θέση 3, με το Dirac, είχαμε τα αποτελέσματα που δείχνονται στην εικόνα 6.46 για τις παραμέτρους καταληπτότητας. Σε αντιπαράθεση φαίνονται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα που υπολόγισε το πρόγραμμα με βάση τη μέτρηση για την ίδια θέση.

Γράφημα 6-20

Εικόνα 6-48 Αποτελέσματα καταληπτότητας με βάση την εξομοίωση (αριστερά) και τη μέτρηση (δεξιά) στη θέση 3.

Εικόνα 6-49 (α) (Πάνω) : Προβλέψεις τιμών ΜΤΙ, (β) Πρόβλεψη για %ALCons στο 1Κ σε συνάρτηση με τον split time, (γ) Διάγραμμα πλάτους –γωνίας φάσης στο 1Κ.

Γράφημα 6-21

Στις εικόνες 6.47 φαίνονται στα (α) και (β), προβλέψεις του προγράμματος για τους συντελεστές MTI (οι οποίοι υπολογίζονται να είναι πολύ κοντά με αυτούς της μέτρησης) και για τη καμπύλη της %ALCons στο 1 KHz σε συνάρτηση με τον split time , αντίστοιχα, και στο (γ) το διάγραμμα πλάτους –γωνίας φάσης, πάλι για το 1 ΚΗz. Στο γράφημα 6.21 δίνονται σε αντιδιαστολή οι καμπύλες για τη παράμετρο C50 που προκύπτουν από τις τιμές της μέτρησης, και από τις τιμές που εξάγονται από τη παλμική απόκριση που προέκυψε με την εξομοίωση, πάντα μιλώντας για τη θέση μέτρησης 3. Παρατηρούμε ότι οι τιμές της εξομοίωσης είναι περισσότερο αισιόδοξες.

Εικόνα 6-50 Raytracing movie της διάδοσης του ήχου στο χώρο του αμφιθεάτρου (κάτοψη) για τα πρώτα 50 ms από την εκπομπή του σήματος. Στο κάτω μέρος βρίσκεται η θέση της πηγής. Με γαλάζιο χρώμα απώλεια 0 db, με σκούρο μπλε 3-9 db, με κόκκινο 12-18 db, με κίτρινο απώλεια 21 db και άνω.

### Προτάσεις

Η ακουστική του αμφιθεάτρου γενικά είναι καλή. Οι χρόνοι αντήχησης βρίσκονται μέσα στα προτεινόμενα όρια για χώρο αυτού του είδους, και οι παράμετροι καταληπτότητας δίνουν επαρκείς τιμές οι οποίες όμως κατά πάσα πιθανότητα θα παρουσιάσουν πτώση με τη παρουσία ακροατηρίου, όπως έδειξε η εξομοίωση. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα βελτιωθούν. Αυτό αποτελεί κάποιο είδους πρόβλημα, το οποίο έχει τη λύση του στον έλεγχο των πολλών πρώιμων ανακλάσεων που παρουσιάζονται στο χώρο.

## ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 2

Αμφιθέατρο Χημικών Μηχανικών, Κτ. Χημ. Μηχανικών

Περιγραφή του χώρου

Φωτογραφίες 6-10

Το αμφιθέατρο Χημικών Μηχανικών είναι ένα αμφιθέατρο 162 θέσεων και έχει συνολικό όγκο 634.045 m3,ενώ οι επιφάνειες του καλύπτουν συνολικά εμβαδόν 484.858 m2. To κεκλιμένο επίπεδο με σκαλιά ( όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 6.10) πάνω στο οποίο βρίσκονται οι θέσεις του ακροατηρίου σχηματίζει γωνία 63,08° με το οριζόντιο επίπεδο.(Τα  στοιχεία προκύπτουν από τα σχέδια ακουστικής βελτίωσης του αμφιθεάτρου, βλέπε  εικ. 6.49 ).

Και αυτό το αμφιθέατρο όπως και το προηγούμενο που μελετήθηκε, έχει υποστεί την ίδια ακουστική επεξεργασία, με τοποθέτηση των απορροφητών που αναφέρθηκαν στη περιγραφή του χώρου του αμφιθεάτρου των Ηλεκτρολόγων. Οι απορροφητές και δω καλύπτουν όλη την επιφάνεια της οροφής και των πλαϊνών τοίχων και μεγάλο ποσοστό του πίσω τοίχου με διαφορετικές αναλογίες ο καθένας. (Οι πλαϊνοί τοίχοι καλύπτονται αποκλειστικά από συμπαγή γυψοσανίδα, και οι πίσω -όπου έχει τοποθετηθεί υλικό- από τη διάτρητη, ενώ στην οροφή κυριαρχεί ελάχιστα περισσότερο η συμπαγής, βλέπε φωτογραφίες 6.11        με λεπτομέρειες της τοποθέτησης των ηχοαπορροφητικών.)

Οι υπόλοιποι τοίχοι είναι σοφατισμένοι, βαμμένοι με λεία επιφάνεια και η λοιπή ακουστική επεξεργασία ακολουθεί τις προαναφερθείσες περιπτώσεις χώρων. Τα έδρανα των ακροατών είναι ξύλινα (κόντρα πλακέ) και τα καθίσματα επίσης ξύλινα με γυαλιστερή επιφάνεια. Μία μόνο διαφοροποίηση ως προς τα υλικά των επιφανειών είναι ότι –όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες-κοντά στις πόρτες εξόδου οι επιφάνειες έχουν επενδυθεί με τούβλα. Η συνολική επιφάνεια που καλύπτουν τα ηχοαπορροφητικά είναι 96,98 m2.

Φωτογραφίες 6-11 Λεπτομέρειες από τις επιφάνειες του αμφιθεάτρου Χημικών οι οποίες έχουν επενδυθεί με ηχοαπορροφητικά υλικά. Πάνω και κάτω φωτογραφία διάτρητη γυψοσανίδα στο πίσω τοίχο και στην οροφή αντίστοιχα, μεσαία φωτογραφία συμπαγής γυψοσανίδα στους πλαϊνούς τοίχους.

### Διεξαγωγή των μετρήσεων

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 6 διαφορετικές θέσεις της αίθουσας, οι οποίες φαίνονται στην εικόνα 6.52 του σχεδίου της κάτοψης του αμφιθεάτρου, αριθμημένες με τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν σ’αυτές οι αντίστοιχες μετρήσεις. Η μεθοδολογία είναι η γνωστή της παραγράφου 3.3.1.1 με τη χρήση του προγράμματος Dirac, όπως και στους προηγούμενους χώρους που μετρήθηκαν.

### Θόρυβος περιβάλλοντος

Η επίδραση του θορύβου είναι αμελητέα και σ’αυτή τη περίπτωση μιάς και ο θόρυβος στην αίθουσα κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (35 db τιμή κορυφής, ~ 30 db RMS)

Εικόνα 6-51

Εικόνα 6-52

### Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Στην εικόνα 6.53 φαίνονται οι παλμικές αποκρίσεις που εξήχθησαν από τις μετρήσεις στις θέσεις 3 (αριστερά) και 6 (δεξιά).Οι αποκρίσεις που εξήχθησαν απ’ όλες τις θέσεις είναι παρόμοιες μεταξύ τους.

Εικόνα 6-53 Παλμικές αποκρίσεις στις θέσεις μετρήσεων 3 (αριστερά) και 6 (δεξιά).

Η απόκριση της θέσης 3 εμφανίζει ελαφρώς περισσότερες και πιο σταθερές πρώιμες ανακλάσεις από αυτές της απόκρισης στη θέση 6.Τέτοιες διαφοροποιήσεις στη περιοχή των πρώιμων ανακλάσεων εμφανίζονται μεταξύ των θέσεων μέτρησης. Παρατηρούμε επίσης ότι η μορφή των αποκρίσεων μοιάζει με αυτήν του αμφιθεάτρου Ηλεκτρολόγων, και εδώ ρόλο ίσως παίζει η πανομοιότυπη αντιμετώπιση στο θέμα της ακουστικής επεξεργασίας, μεταξύ των δύο αμφιθεάτρων με τη χρήση των συγκεκριμένων ηχοαπορροφητικών υλικών. Κάτι τέτοιο θα φανεί όπως θα δούμε παρακάτω και από τη μορφή της καμπύλης αντήχησης που προκύπτει για το αμφιθέατρο.

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των προγραμμάτων Sample Champion (όλες οι βασικές παράμετροι εκτός της καταληπτότητας) και Dirac (παράμετροι καταληπτότητας ).

### Συμπεράσματα

Ο χρόνος αντήχησης πλήρους ζώνης έχει τιμή RT = 1,04 sec. Μία πρώτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι ότι τόσο αυτός ο χρόνος όσο και οι χρόνοι των ζωνών 1/3 οκτάβας από τα 630 Hz έως τα 5000 Ηz, είναι πιο πάνω από το μέγιστο προτεινόμενο χρόνο για χώρο αυτού του είδους (βλ. πιν. 4.2 πρώτου μέρους) ο οποίος είναι περίπου 0,9 sec. Eπίσης δεν υπάρχει ομοιομορφία στους χρόνους από 250 Hz -8000 Hz ,όπως έπρεπε να συμβαίνει, γεγονός που συμβάλλει αρνητικά στην διαμόρφωση των τιμών καταληπτότητας. Έτσι η καμπύλη του χρόνου αντήχησης διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο γράφημα 6.22 όπου δείχνεται σε αντιπαράθεση με την αντίστοιχη καμπύλη του αμφ. Ηλεκτρολόγων, με την οποία παρουσιάζει ομοιότητες.

Μία δεύτερη παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι η υψηλές τιμές του EDT σε σχέση με τους χρόνους αντήχησης, γεγονός το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα και την διαμόρφωση χαμηλών τιμών C50, καθώς και επιρροή στη διαμόρφωση της εν γένει καταληπτότητας του χώρου.

Από το πίνακα 6.34 η καταληπτότητα κρίνεται οριακά επαρκής (STI = 0,46), με την απώλεια συμφώνων να κυμαίνεται σε υψηλές τιμές. Στην εικόνα 6.54 σε κάθε θέση μέτρησης έχει αντιστοιχηθεί η τριάδα των τιμών EDT, C50, STI.Από εδώ ενισχύεται η άποψη ότι στις πολλές πρώιμες ανακλάσεις οφείλεται κατά κύριο λόγο η μέτρια καταληπτότητα στο χώρο, αφού χαμηλές τιμές EDT και C50 συμβαδίζουν με αντίστοιχα χαμηλές τιμές STI, και το αντίστροφο. Επίσης παρατηρείται –από τις τιμές των μετρήσεων- το σχετικά παράδοξο φαινόμενο οι μπροστινές θέσεις να εμφανίζουν χαμηλότερη καταληπτότητα από τις πίσω θέσης ακρόασης. Αυτό ίσως να μπορεί να εξηγηθεί –χωρίς να είναι απόλυτο- από το γεγονός ότι στις πίσω θέσεις το πεδίο είναι περισσότερο διάχυτο σε σχέση με τις μπροστινές θέσεις που η επίδραση του απευθείας ήχου είναι καταλυτική. Βέβαια οι διαφοροποιήσεις στις τιμές δεν είναι μεγάλες (η τυπ. απόκλιση για τον STI είναι 0,03), επομένως το γεγονός ίσως και να μη χρειάζεται καν να αξιολογηθεί.

Γράφημα 6-22

Εικόνα 6-54

Πίνακας 6-32

Πίνακας 6-33

### Μοντελοποίηση του αμφιθεάτρου με τη χρήση του EASE

Στην εικόνες 6.55 και 6.56 φαίνονται με διαφορετικές επεξεργασίες (Room edit, Standard Rendering, Architectural Rendering) που υποστηρίζει το πρόγραμμα, το αποτέλεσμα της μοντελοποίησης του χώρου. Κατόπιν παρατίθενται οι γνωστοί πίνακες και τα διαγράμματα σύγκρισης των αποτελεσμάτων της μέτρησης και της προσομοίωσης.(πίνακες 6.35, 6.36, γράφημα 6.24).

Από το πίνακα 6.35 και το γράφημα 6.24 βλέπουμε ότι οι χρόνοι που υπολογίστηκαν απ’ το μοντέλο βρίσκονται κοντά στους χρόνους που υπολογίστηκαν απ’ τις μετρήσεις και γενικά είναι χαμηλότεροι απ’ αυτούς. Με τη παρουσία ακροατηρίου σε ποσοστό πλήρωσης 50%, οι χρόνοι βρίσκονται στα προτεινόμενα για χώρο τέτοιου είδους επίπεδα, ενώ κατεβαίνουν κάτω από τα προτεινόμενα πλαίσια όταν το αμφιθέατρο γεμίσει.

Γράφημα 6-23

Εικόνα 6-55

Εικόνα 6-56

Η καταληπτότητα που προβλέπει το μοντέλο όπως φαίνεται από το πίνακα 6.36 είναι σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με τη πραγματική, και αυτό μπορεί εν μέρει να δικαιολογηθεί αφενός από τους ελαφρώς χαμηλότερους  χρόνους του μοντέλου – ειδικότερα στις ζώνες από 1 KHz - 3,15 KHz – αφετέρου από τον χαμηλότερο split time (35 ms) που υπέθεσε το πρόγραμμα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Αυτό είχε συνέπειες και στην εκτίμηση και άλλων παραμέτρων - όπως του C50 - για τις οποίες προκύπτουν πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Mε την παρουσία κοινού σε ποσοστό 50% η καταληπτότητα πέφτει λόγω θορύβου, σε επαρκή επίπεδα και ανεβαίνει ελάχιστα αλλά διατηρείται στα

Πίνακας 6-34

Πίνακας 6-35

ίδια επίπεδα όταν ο χώρος γεμίζει. Mπορούμε επομένως αναλογικά να προβλέψουμε για τις πραγματικές συνθήκες ότι η καταληπτότητα πιθανότατα θα πέσει σε οριακά επίπεδα με την παρουσία κοινού στο αμφιθέατρο.

Στις εικόνες 6.57 παρατίθενται  για τις τρεις διαφορετικές μοντελοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι χρωματικές απεικονίσεις των τιμών των παραμέτρων %ALCons και RASTI στη περιοχή ακροατηρίου στα 2 KHz , με τη σειρά που παρατέθηκαν και στις προηγούμενες περιπτώσεις χώρων που μελετήθηκαν, όπως επίσης και τα γραφήματα των εικόνων 6.58, 6.59 της κατανομής των τιμών των παραμέτρων για τις ίδιες με τις παραπάνω περιπτώσεις σε ποσοστά επί του συνόλου των σημείων της περιοχής ακρόασης που προσομοιώθηκαν.

Να παρατηρήσουμε εδώ αρχικά ότι στη περίπτωση του μοντέλου του άδειου αμφιθεάτρου και για τη παράμετρο RASTI, υπάρχει μεγάλη ομοιομορφία στις τιμές της πάνω στη περιοχή ακροατηρίου. (Οι τιμές από 0,54 έως 0,58 καταλαμβάνουν περίπου το 90% της περιοχής!). Αυτό έρχεται να ενισχύσει την άποψη που διατυπώθηκε παραπάνω για τη μη αναγκαιότητα της αξιολόγησης του γεγονότος των ελαφρώς πιο χαμηλών τιμών που προέκυψαν από τις μετρήσεις για τις παραμέτρους καταληπτότητας στις μπροστινές θέσεις του ακροατηρίου.

Επίσης αξίζει να τονισθεί εδώ κάτι το οποίο παρατηρήθηκε στο σύνολο των χώρων που μοντελοποιήθηκαν με το πρόγραμμα, αναφορικά με το τρόπο διαμόρφωσης των περιοχών καταληπτότητας πάνω στη περιοχή ακρόασης για τη μπάντα των 2 KHz. Oι περιοχές καταληπτότητας δείχνουν να σχηματοποιούνται και να «εξαπλώνονται» πάνω στην επιφάνεια του ακροατηρίου με τη μορφή «μισού οκτώ»,όπως φαίνεται για παράδειγμα στις εικόνες 6.57. Σε αντίθεση με τη μπάντα των 2 KHz ,η αντίστοιχη των 500 Hz  «εξαπλώνεται» με τη μορφή ημικυκλίου πάνω στη περιοχή ακρόασης (εικ 6.60). Αυτό έχει να κάνει με τις διαφορετικές κατευθυντικότητες που έχουν οι συχνότητες της ανθρώπινης φωνής. Η ζώνη του 1 KHz βρίσκεται ανάμεσα από τις δύο προηγούμενες με μεγαλύτερη ομοιότητα με αυτήν των 500 Hz.

Εικόνα 6-57

Κατά τ’ άλλα παρατηρούμε ότι με την παρουσία κοινού σε ποσοστό 50% πλήρωσης της αίθουσας το πρόγραμμα προβλέπει μείωση των τιμών καταληπτότητας αλλά με τις μπροστινές θέσεις τώρα να έχουν εμφανώς πιο ανεβασμένες τιμές σε σχέση με τις επόμενες. Στη περιοχή αυτή της υψηλής καταληπτότητας θα υπάρξει ελαφριά διεύρυνση και θα σημειωθεί μικρή αύξηση ως προς τις μέγιστες τιμές με την πλήρωση του αμφιθεάτρου με το ακροατήριο.

Εικόνα 6-58

Εικόνα 6-59

Εικόνα 6-60 “Room mapping” για τις τιμές RASTI στα 500 Ηz, στις περιπτώσεις του άδειου αμφιθεάτρου (πάνω) , κατειλημμένου κατά 50% (μέση), και κατειλημμένου 100% (κάτω).

Για την εξομοίωση με τη τεχνική Raytracing επιλέχθηκε η θέση μέτρησης 3.

Παρατηρούμε από την εικόνα 6.61 ότι οι περισσότερες πρώτες ανακλάσεις προέρχονται από την οροφή, το πάτωμα και τις πρώτες σειρές σκαλοπατιών. Οι περισσότερες μπροστινές θέσεις – που από τις μετρήσεις προκύπτει να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό πρώιμων ανακλάσεων - είναι φανερό ότι είναι περισσότερο ευάλωτες σ’ αυτού του είδους τις ανακλάσεις. Για λόγους όπως η παρουσία του κεκλιμένου επιπέδου, κατευθυντικότητας της ανθρώπινης φωνής ή απλά εξασθένησης του ήχου με την απόσταση, οι – πρώτες κυρίως -ανακλάσεις στις πάνω σειρές των αμφιθεάτρων είναι λιγότερες.

Εικόνα 6-61

Εικόνα 6-62

Εικόνα 6-63

Στην εικόνα 6.62 φαίνεται η παλμική απόκριση που μετρήθηκε στη θέση 3 και η παλμική απόκριση που προέκυψε από την εξομοίωση, ενώ στην εικόνα  6.63  φαίνεται η καμπύλη Schroeder για τη δεύτερη απ’ όπου προκύπτει RT = 1,068 sec. O χρόνος αυτός είναι πολύ κοντά στο χρόνο αντήχησης που υπολογίσαμε για το αμφιθέατρο από τις μετρήσεις που είναι 1,04 sec. Eπίσης στο γράφημα 6.25 δίνονται οι καμπύλες των χρόνων αντήχησης για τις περιπτώσεις της μέτρησης και της εξομοίωσης.

Γράφημα 6-24

Τα αποτελέσματα πάντως που προκύπτουν για τις υπόλοιπες ακουστικές παραμέτρους από την εξομοίωση, εκτός ίσως από το EDT και το Ts, διαφοροποιούνται σημαντικά από τα πραγματικά (βλ. εικ. 6.64). Το ίδιο ισχύει και για τις παραμέτρους καταληπτότητας, γιά τις οποίες το Dirac δίνει τιμές υψηλότερες από τις πραγματικές.

Εικόνα 6-64

Εικόνα 6-65

Εικόνα 6-66 Raytracing movie για τα πρώτα 10 ms από την εκπομπή του σήματος στο 1 ΚΗz.Με πορτοκαλί απώλεια 0 db SPL, με κίτρινο απώλεια 3-9 db, πράσινο 12-18 db, γαλάζιο 21 db και άνω.

Εικόνα 6-67 Raytracing movie για τα πρώτα 45 ms από την εκπομπή του σήματος, στο 1 ΚΗz.

### Προτάσεις

Όπως διαπιστώθηκε η καταληπτότητα στο αμφιθέατρο χαρακτηρίζεται οριακά επαρκής. Πιθανότεροι λόγοι γι’αυτό το γεγονός είναι οι υψηλότεροι των ορίων χρόνοι αντήχησης σε συνδυασμό με τις πολλές πρώιμες ανακλάσεις στο χώρο. Βελτίωση της καταληπτότητας θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη τοποθέτηση περισσότερο ισχυρών ηχοαπορροφητικών και με τέτοιες καμπύλες απορρόφησης ώστε να δημιουργηθεί ομοιομορφία στις ζώνες από τα 250 - 8000 Hz όπως έχει αναφερθεί. Επίσης η ελάττωση των πρώιμων ανακλάσεων θα συνέβαλλε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαύγειας του λόγου και της ευληψίας του από τους ακροατές.

## ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Κτ. Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος

### Περιγραφή

Φωτογραφίες 6-12

Φωτογραφία 6-13

To σύμπλεγμα των  4 διαδρόμων των φωτογραφιών 6.12  (εις το εξής θα αναφέρονται διάδρομοι Α ) βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του 2ου  ορόφου του κτιρίου Ηλεκτρολόγων και περιβάλλει μία πτέρυγα γραφείων και άλλων χώρων που βρίσκονται στη πλευρά αυτή. Ο διάδρομος στη φωτογραφία 6.13 (εις το εξής διάδρομος Β) μετρήθηκε ξεχωριστά από τους προηγούμενους και ουσιαστικά συνορεύει με δύο απ’ αυτούς, αλλά και με έναν άλλο μεγαλύτερο διάδρομο, όπως φαίνεται και στην εικόνα 6.68. Καλύπτουν όλοι συνολικά επιφάνεια 1395,5 m2.

Tα υλικά από τα οποία αποτελούνται οι επιφάνειες των χώρων αυτών είναι τα εξής : για τους διαδρόμους Α στο δάπεδο έχει τοποθετηθεί μωσαϊκό, μεταλλική ψευδοροφή στο ταβάνι, οι τοίχοι είναι σοφατισμένοι και βαμμένοι με λεία επιφάνεια, ενώ μεγάλο μέρος των επιφανειών των τοίχων καταλαμβάνουν μεγάλα τζαμοπαράθυρα, ξύλινες πόρτες των γραφείων, και άλλα αντικείμενα που είναι ανηρτημένα στην επιφάνεια τους όπως π.χ πίνακες ανακοινώσεων. Για τη δεύτερη περίπτωση, τόσο το δάπεδο όσο και η οροφή είναι από μπετόν που έχει βαφτεί, και οι τοίχοι είναι κι αυτοί σοφατισμένοι και βαμμένοι με λεία επιφάνεια

Στη παρουσίαση των μετρήσεων που ακολουθεί μελετάμε ξεχωριστά τις δύο περιπτώσεις.

Εικόνα 6-68  Σχεδιάγραμμα της κάτοψης του χώρου που βρίσκονται οι διάδρομοι στον 2ο όροφο του κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

#### Διάδρομοι Α

##### Διεξαγωγή των μετρήσεων

Οι έντεκα θέσεις των μετρήσεων για το σύμπλεγμα των διαδρόμων Α1, Α2, Α3, Α4 δείχνονται στην εικόνα 6.68. Οι θέσεις απέχουν μεταξύ τους κατά μέσο όρο 10 μέτρα με τη πρώτη θέση μέτρησης (θέση 1, Διάδρομος Α1 ) να απέχει από το ηχείο 11 μέτρα. Στη περίπτωση αυτή το ηχείο (σημειώνεται με το κεφαλαίο Η στην εικόνα) κοιτούσε προς το εσωτερικό του διαδρόμου Α1 και τόσο η θέση του όσο και η κλίση του παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των μετρήσεων και στις 11 διαφορετικές θέσεις. Έτσι μπορέσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τη μεταβολή των τιμών της καταληπτότητας κατά μήκος των διαδρόμων.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η μεθοδολογία που περιγράφεται στη παράγραφο 3.3.1.1 με το πρόγραμμα Dirac. Όπως έχει προαναφερθεί σε κάθε θέση μέτρησης κάναμε χρήση τόσο σήματος MLS όσο και σήμα ημιτονοειδούς σάρωσης (sweep) ως πηγή διέγερσης, για σύγκριση των αποτελεσμάτων.

##### Θόρυβος περιβάλλοντος

Μέτρηση του θορύβου στο χώρο έδειξε ότι η στάθμη του θορύβου ανερχόταν στη τιμή των 55 db (RMS). Eπομένως ο θόρυβος βρισκόταν σε επίπεδα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων κυρίως στις ζώνες των χαμηλών συχνοτήτων. Η χρήση των συγκεκριμένων σημάτων διέγερσης – και ειδικότερα του σήματος sweep - με τις ιδιότητες αποθορυβοποίησης που διαθέτουν βοήθησε στη βελτίωση του σηματοθορυβικού λόγου.

##### Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Στις εικόνες 6.69 φαίνονται οι παλμικές αποκρίσεις ενδεικτικά σε τέσσερις από τις έντεκα θέσεις των μετρήσεων -μία από κάθε διάδρομο -τόσο για τις μετρήσεις με MLS όσο και με το σήμα ημιτονοειδούς σάρωσης.

Εικόνα 6-69 Παλμικές αποκρίσεις στους διαδρόμους Α. (Από πάνω προς τα κάτω, θέσεις 1, 5, 8,10 ). Στην αριστερή στήλη οι παλμικές που προέκυψαν από το MLS, δεξιά από το ημιτονοειδές σάρωσης.

Παρατηρούμε ότι όσο η απόσταση απ’ τη πηγή αυξάνει καθυστερεί και η έλευση του απευθείας ήχου ή της πρώιμης ανάκλασης με τη μεγαλύτερη τιμή – μιάς και δεν υπάρχει απευθείας οπτική επαφή με το ηχείο στους διαδρόμους Α2, Α3, Α4. Επίσης οι αποκρίσεις που προκύπτουν από τα δύο διαφορετικά σήματα διέγερσης είναι πανομοιότυπες, εκτός από τα επίπεδα θορύβου που είναι ελαφρώς μειωμένα στη περίπτωση του sweep σήματος. Αυτό μπορεί να φανεί και από τις τιμές ΙNR που δείχνονται στον πίνακα 6.37.

Πίνακας 6-36

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για όλες τις παραμέτρους σε ανάλυση οκτάβας χρησιμοποιήθηκε  το πρόγραμμα Dirac. Για την εξαγωγή των χρόνων αντήχησης πλήρους ζώνης το πρόγραμμα Smaart. Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι πίνακες με τα αποτελέσματα, ξεχωριστά για τις παραμέτρους αντήχησης/ενέργειας και της καταληπτότητας σε ανάλυση οκτάβας (63-4000 Ηz), για κάθε θέση, πρώτα με βάση τη μέτρηση MLS (πιν. 6.38, 6.39) και κατόπιν με βάση τη μέτρηση sweep (πιν. 6.40, 6.41 ). (Ο αριστερός πίνακας της πρώτης γραμμής αντιστοιχεί στη θέση 1, ο δεξιός στη θέση 2 και η αρίθμηση προχωράει ανάλογα για τις υπόλοιπες θέσεις). Κατόπιν δίνονται οι χρόνοι αντήχησης πλήρους ζώνης και για τα δύο σήματα (πιν. 6.42), και τέλος δύο πίνακες με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των χωρικών μέσων όρων και της τυπικής απόκλισης για τις παραμέτρους αντήχησης/ενέργειας και καταληπτότητας και για τα δύο διαφορετικά σήματα διέγερσης που χρησιμοποιήθηκαν (πιν. 6.43, 6.44).

Πίνακες 6-37

Πίνακες 6-38

Πίνακες 6-39

Πίνακες 6-40

Πίνακας 6-41

Πίνακας 6-42

Πίνακας 6-43

##### Συμπεράσματα

Παρατηρούμε αρχικά ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την χρήση των δύο διαφορετικών σημάτων διέγερσης που χρησιμοποιήθηκαν είναι πανομοιότυπα. Κάποιες διαφοροποιήσεις στις τιμές του Τ30 (πίν. 6.43) οφείλονται στην ελλιπή εξαγωγή αποτελεσμάτων γι’ αυτή τη παράμετρο για όλες τις θέσεις μέτρησης με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να μην είναι αντιπροσωπευτικά. Σε όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους τα αποτελέσματα τόσο των μέσων όρων όσο και των τιμών των τυπικών αποκλίσεων σχεδόν ταυτίζονται.

Βέβαια οι τιμές των τυπικών αποκλίσεων είναι υψηλές για όλες τις παραμέτρους, γεγονός που μας κάνει να συμπεραίνουμε ότι στη προκειμένη περίπτωση ίσως ο χωρικός μέσος όρος δεν θα είναι χρήσιμος αλλά θα ήταν προτιμότερο να σταθούμε στα αποτελέσματα των επιμέρους θέσεων. Πάντως οι τιμές αυτές ήταν αναμενόμενες λόγω της ιδιομορφίας του συγκεκριμένου χώρου μέτρησης και εφόσον η πηγή μας παρέμεινε σταθερή στην αρχή του διαδρόμου Α1 σε όλη τη διάρκεια των μετρήσεων.

Γράφημα 6-25

Από το γράφημα 6.26 γίνεται κατανοητό και γραφικά ότι ξεκινώντας από καλές τιμές καταληπτότητας στο διάδρομο Α1 (θέσεις 1, 2, 3, 4) πέφτουμε σε ολοένα χαμηλότερες τιμές καθώς απομακρυνόμαστε από τη πηγή, με χαμηλότερη στάθμη καταληπτότητας (STI = 0,31, %ALCons = 32,4 – οι τιμές MLS και sweep ταυτίζονται ) στη θέση μέτρησης 9 στο διάδρομο Α3. Κατόπιν τα επίπεδα καταληπτότητας εμφανίζουν μία ελαφρά άνοδο στις τελευταίες θέσεις μέτρησης 10, 11 – καθώς πλησιάζουμε τη πηγή - αλλά εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Ο χρόνος αντήχησης συνολικά για τους διαδρόμους δίνεται στο πίνακα 6.42 και είναι περίπου ίδιος και για τα δύο σήματα διέγερσης. για το MLS είναι RT = 2,38 sec με τυπική απόκλιση 0,89 sec. Kαι στη διαβάθμιση των χρόνων αντήχησης όπως είναι φυσικό ισχύει ότι και για τη καταληπτότητα με την αντίστροφη φορά (οι χρόνοι αυξάνονται όσο απομακρυνόμαστε από τη πηγή). Εδώ βέβαια να υπογραμμίσουμε ότι οι χρόνοι αντήχησης δεν αντιπροσωπεύουν τους χρόνους των μεμονομένων διαδρόμων στους οποίους μετρήθηκαν  – εκτός από τους χρόνους του διαδρόμου Α1 - αλλά τους χρόνους αντήχησης του συνολικού χώρου μέτρησης, που θεωρούμε ότι είναι το σύμπλεγμα και των τεσσάρων διαδρόμων.

Γενικά για χώρο αυτού του είδους, όπου η ακουστική επεξεργασία είναι σχεδόν ανύπαρκτη τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα.

#### Διάδρομος Β

##### Διεξαγωγή μετρήσεων

Πάρθηκαν μετρήσεις σε δύο θέσεις μέσα στο διάδρομο όπως φαίνεται στην εικόνα 6.68. Η μεθοδολογία των μετρήσεων είναι η ίδια που ακολουθήθηκε και στη περίπτωση των διαδρόμων Α. Το ηχείο στράφηκε τώρα ώστε να κοιτάζει προς το εσωτερικό του διαδρόμου Β.

##### Θόρυβος περιβάλλοντος

Ο θόρυβος μετά από μέτρηση προέκυψε ότι κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτόν στους προηγούμενους διαδρόμους. Η χρήση των σημάτων διέγερσης αναμένεται και εδώ να συμβάλλει στην άνοδο του σηματοθορυβικού λόγου.

##### Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Οι παλμικές αποκρίσεις που αντιστοιχούν στις δύο θέσεις μέτρησης είναι αυτές που φαίνονται στην εικόνα 6.70 (Πάνω θέση 1, κάτω θέση 2). Σε κάθε θέση δίνεται προς σύγκριση τόσο η παλμική απόκριση που προκύπτει από το MLS (αριστερή στήλη)  όσο και από το sweep.

Εικόνα 6-70

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για όλες τις παραμέτρους σε ανάλυση οκτάβας χρησιμοποιήθηκε  το πρόγραμμα Dirac. Για την εξαγωγή των χρόνων αντήχησης πλήρους ζώνης το πρόγραμμα Smaart. Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι πίνακες με τα αποτελέσματα με ανάλογο τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν και στη περίπτωση των διαδρόμων Α.

Πίνακες 6-44

Πίνακες 6-45

Πίνακες 6-46

Πίνακες 6-47

Πίνακας 6-48

Πίνακας 6-49

Πίνακας 6-50

##### Συμπεράσματα

Οι χρόνοι αντήχησης είναι οι αναμενόμενοι για χώρο τέτοιου είδους όπως και η τιμές της καταληπτότητας. Διαπιστώνεται επίσης ομοιογένεια ανάμεσα στις τιμές που προέκυψαν από τις μετρήσεις με MLS και με το ημιτονοειδές σάρωσης.

# ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όσο αφορά την καταληπτότητα στους χώρους διδασκαλίας ( αίθουσες και αμφιθέατρα ) αυτή μπορεί να κριθεί από επαρκής ως καλή σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν – χωρίς βέβαια να αποκλείονται κάποια επιμέρους προβλήματα ακουστικής για τα οποία προτάθηκαν τρόποι να αντιμετωπιστούν.Γιά τη μία περίπτωση (αίθουσα διδασκαλίας 1.15), για την οποία εμφανίστηκαν πολύ χαμηλά επίπεδα καταληπτότητας και υψηλοί χρόνοι αντήχησης, αυτό οφείλεται στην ανύπαρκτη ακουστική επεξεργασία την οποία έχει υποστεί ο συγκεκριμένος χώρος, και γι’αυτόν επίσης προτάθηκαν τρόποι πιθανής αντιμετώπισης του προβλήματος.

Όσο αφορά τη δεύτερη βασικότερη αιτία κακής καταληπτότητας, που είναι ο θόρυβος, αυτός δεν εμφανίζει υψηλά επίπεδα στους χώρους διδασκαλίας, αλλά στους ιδιωτικούς χώρους, δηλαδή στα γραφεία, και οφείλεται κύρια, στην λειτουργία των θορυβωδών ανεμιστήρων των προσωπικών ή άλλων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των μηχανημάτων κλιματισμού που λειτουργούν για την ψύξη ή θέρμανση των συγκεκριμένων χώρων. Προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης έγιναν και σ’αυτή τη περίπτωση.

Τέλος, στους υπόλοιπους χώρους που μελετήθηκαν και οι οποίοι δεν εμφανίζουν τόσο πρακτικό αλλά θεωρητικό ενδιαφέρον, να σημειωθεί ότι εδώ δεν χρειάζεται να γίνει κάποια πρόταση βελτίωσης της ακουστικής τους αλλά ίσως παρατήρηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, για περαιτέρω κατανόηση των ακουστικών φαινομένων.

# Text boxes

Πίνακας 6.10