|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών |
| --- | --- |

Ανάπτυξη λογισμικού για εκπαίδευση από απόσταση

μέσω του διαδικτύου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Λεωνίδας Κ. Τσιάντης

Επιβλέπων: Δημήτριος Κουτσούρης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάιος 2005

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών |
| --- | --- |

Ανάπτυξη λογισμικού για εκπαίδευση από απόσταση

μέσω του διαδικτύου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Λεωνίδας Κ. Τσιάντης

Επιβλέπων: Δημήτριος Κουτσούρης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 23η Μαΐου 2005.

............................                         ............................                         ............................

Δ. Κουτσούρης                                       Π. Τσανάκας                                          Κ. Νικήτα

Καθηγητής Ε.Μ.Π.                                 Καθηγητής Ε.Μ.Π.                                Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάιος 2005

...................................

Λεωνίδας Κ. Τσιάντης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Copyright © 2004 Λεωνίδας Κ. Τσιάντης.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς το συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένας δικτυακός τόπος για εκπαίδευση από απόσταση μέσω του διαδικτύου, καθώς και η διαχείριση αυτού του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος της εργασίας περιλαμβάνει διάφορες ενότητες. Στην ενότητα ΜΑΘΗΜΑ, εμφανίζεται η ύλη του μαθήματος. Στην ενότητα ΤΕΣΤ, είναι διαθέσιμα προς εκτέλεση τα σχετικά με το μάθημα τεστ. Στην ενότητα ΣΥΖΗΤΗΣΗ, υποβάλλονται και εμφανίζονται μηνύματα και άρθρα των χρηστών. Στην ενότητα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη και τις επιδόσεις του στα τεστ. Στην ενότητα ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ, είναι δυνατή η σύνδεση και η αποστολή κειμένου από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες. Εγγεγραμμένοι θεωρούνται οι χρήστες των οποίων η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής έχει εγκριθεί.

Για την αποθήκευση των πληροφοριών χρησιμοποιείται μια βάση δεδομένων. Σε αυτήν αποθηκεύονται οι αιτήσεις εγγραφής, τα δεδομένα των τεστ και τα στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών του δικτυακού τόπου.

Λέξεις Κλειδιά

Βάση δεδομένων, Διαδίκτυο, Δικτυακός τόπος, Εκπαίδευση, Ιστοσελίδα, Λογισμικό, Μάθημα, Σενάριο, Τεστ.

Abstract

In the following thesis, a web site for distance learning through the internet and its administration are presented.

The web site of the thesis concerned has several sections. The section SUBJECT introduces the subject material. In the section TESTS, it is possible to take part in tests with regard to the subject material. In the section DISCUSSION, messages and articles written by the users of this site are submitted and displayed. In the section STATISTICS, information concerning the visits and the test scores of the individual users is presented. In the section CHAT, simultaneous interaction is possible among many users with text messages.

Only registered users have access to this web site. Registered users are considered those who have had their electronic application form approved.

A database is used for the storage of the information. This information includes application forms, test data and statistics on the visitors of the web site.

Keywords

Database, Education, Internet, Software, Subject, Script, Test, Web page, Web site.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Εισαγωγή	10

1.1 Σκοπός	10

1.2 Εμβέλεια	10

2 Περιβάλλον Υλοποίησης	11

2.1 Απαιτούμενο Λογισμικό	11

2.2 Απαιτούμενος χώρος στο σκληρό δίσκο	11

2.3 Εγκατάσταση λογισμικού	11

2.4 Ρυθμίσεις	12

2.5 Διαχείριση από απόσταση	12

2.5.1 Διαχείριση του δικτυακού τόπου από απόσταση	12

2.5.2 Διαχείριση των Windows 2000 Server από απόσταση	12

3 Σχεδίαση λογισμικού	12

3.1 Αποσύνθεση σε Μονάδες	12

3.1.1 Μονάδα εισόδου	12

3.1.2 Μονάδα εξόδου	12

3.1.3 Μονάδα μαθήματος	12

3.1.4 Μονάδα τεστ	12

3.1.5 Μονάδα στατιστικών	12

3.1.6 Μονάδα συζήτησης	12

3.1.7 Μονάδα ζωντανής συνομιλίας	12

3.1.8 Μονάδα βάσης δεδομένων	12

3.2 Αποσύνθεση δεδομένων	12

3.3 Εξαρτήσεις μεταξύ μονάδων	12

3.4 Εξαρτήσεις δεδομένων	12

3.4.1 Μεταβλητές εφαρμογής και συνεδρίας	12

3.4.2 Φόρμες	12

3.5 Διαπροσωπείες μονάδων	12

3.6 Διαπροσωπείες χρήστη	12

3.7 Διαπροσωπείες διαχειριστή	12

3.8 Λεπτομερές σχέδιο λογισμικού	12

3.8.1 Mονάδα εισόδου	12

3.8.2 Mονάδα εξόδου	12

3.8.3 Mονάδα μαθήματος	12

3.8.4 Mονάδα τεστ	12

3.8.5 Mονάδα συζήτησης	12

3.8.6 Moνάδα στατιστικών	12

3.8.7 Mονάδα ζωντανής συνομιλίας	12

3.8.8 Μονάδα βάσης δεδομένων	12

3.8.9 Κατάλογοι	12

3.8.10 Συμπεριλήψεις ιστοσελίδων	12

3.8.11 Ανακατευθύνσεις ιστοσελίδων	12

3.8.12 Σύνδεσμοι ιστοσελίδων	12

4 Κωδικοποίηση	12

4.1 Σενάρια (scripts)	12

4.2 Σενάρια διακομιστή (server side scripts) και τεχνολογία ASP	12

4.3 Σενάρια πελάτη (client side scripts)	12

4.4 Η γλώσσα HTML	12

4.5 Η τεχνολογία DHTML	12

4.6 Η γλώσσα VBSCRIPT	12

4.7 Η γλώσσα JAVASCRIPT	12

4.8 Η γλώσσα SQL	12

4.9 Η τεχνολογία CSS	12

4.10 Το μοντέλο αντικειμένων ASP	12

4.11 To μοντέλο αντικειμένων εγγράφου DOM της DHTML	12

4.12 To μοντέλο αντικειμένων aDO	12

4.13 Κώδικας	12

4.13.1 abandon.asp	12

4.13.2 chat.asp	12

4.13.3 chat_blank.asp	12

4.13.4 chat_body.asp	12

4.13.5 chat_init.asp	12

4.13.6 chat_input.asp	12

4.13.7 chat_login.asp	12

4.13.8 chat_menu.asp	12

4.13.9 chat_nav.asp	12

4.13.10 chat_people.asp	12

4.13.11 chat_remove.asp	12

4.13.12 chat_style.asp	12

4.13.13 chat_welcome.asp	12

4.13.14 default.asp	12

4.13.15 discussion.asp	12

4.13.16 discussion_ahdr.htm	12

4.13.17 discussion_nav.asp	12

4.13.18 discussion_post.asp	12

4.13.19 discussion_post.htm	12

4.13.20 discussion_toc.htm	12

4.13.21 discussion_welc.asp	12

4.13.22 discussion/tocproto.htm	12

4.13.23 exit.asp	12

4.13.24 global.asa	12

4.13.25 init.asp	12

4.13.26 login_check.asp	12

4.13.27 nav.asp	12

4.13.28 nav2.asp	12

4.13.29 request.htm	12

4.13.30 request_check.asp	12

4.13.31 statistics.asp	12

4.13.32 statistics_nav.asp	12

4.13.33 statistics1.asp	12

4.13.34 statistics2.asp	12

4.13.35 subject.asp	12

4.13.36 test_answer.asp	12

4.13.37 test_init.asp	12

4.13.38 test_links.asp	12

4.13.39 test_question.asp	12

4.13.40 test_questiona.asp	12

4.13.41 test_result.asp	12

4.13.42 test_resulta.asp	12

4.13.43 welcome.asp	12

5 Συνοδευτικό CD	12

6 Λεξικό όρων	12

# Εισαγωγή

## Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία δικτυακού τόπου για εκπαίδευση από απόσταση μέσω του διαδικτύου και η εύρεση τρόπων διαχείρισης αυτού του δικτυακού τόπου από απόσταση.

## Εμβέλεια

Ο δικτυακός τόπος της παρούσας εργασίας μπορεί να αναπτυχθεί από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό φορέα για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο. Για κάθε μάθημα, ο διαχειριστής θα πρέπει να τοποθετεί την ύλη του μαθήματος στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και να εισάγει τα δεδομένα των τεστ στην αντίστοιχη βάση δεδομένων.

# Περιβάλλον Υλοποίησης

## Απαιτούμενο Λογισμικό

Για τη φιλοξενία του δικτυακού τόπου απαιτείται ο διακομιστής Microsoft Internet Information Services 5.0 (Microsoft IIS 5.0), που είναι ένα συστατικό του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows 2000 Server. Στην παρούσα εργασία, με τον όρο διακομιστής εννοούμε το πρόγραμμα φιλοξενίας και δημοσίευσης δικτυακών τόπων και όχι τον Η/Υ στον οποίο φιλοξενείται ο δικτυακός τόπος.

Για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων απαιτείται το πρόγραμμα Microsoft Access 2000.

Για την περιήγηση στο δικτυακό τόπο απαιτείται ο φυλλομετρητής Microsoft Internet Explorer από την έκδοση 4.0 και πάνω ή ο φυλλομετρητής Netscape Navigator από την έκδοση 6.0 και πάνω. Φυλλομετρητής λέγεται κάθε πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την περιήγηση ενός χρήστη στον παγκόσμιο ιστό του διαδικτύου.

## Απαιτούμενος χώρος στο σκληρό δίσκο

Ο απαιτούμενος χώρος στο σκληρό δίσκο εξαρτάται από το μέγεθος της ύλης του μαθήματος και των ερωτήσεων των τεστ. Στην περίπτωση που η ύλη του μαθήματος και οι ερωτήσεις των τεστ δεν περιλαμβάνουν εικόνες, ήχους ή video, απαιτούνται περίπου 3MB στο σκληρό δίσκο.

## Εγκατάσταση λογισμικού

Δεν υπάρχει κάποιο ειδικό πρόγραμμα εγκατάστασης. Απλώς αντιγράφουμε όλους τους καταλόγους και όλα τα αρχεία του δικτυακού τόπου από τον κατάλογο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ του συνοδευτικού CD στον κατάλογο δημοσίευσης. Ακόμα, αντιγράφουμε το αρχείο dl.mdb της βάσης δεδομένων από τον κατάλογο ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του συνοδευτικού CD στον κατάλογο c:\inetpub όπου c το γράμμα του διαμερίσματος δίσκου που φιλοξενεί το δικτυακό τόπο. Αν το αρχείο dl.mdb τοποθετηθεί σε άλλο κατάλογο, θα πρέπει να γραφεί η διαδρομή του αρχείου στην 4η γραμμή κώδικα του αρχείου global.asa, ώστε να είναι προσπελάσιμη η βάση δεδομένων. Ακόμα, για να είναι προσπελάσιμη η βάση δεδομένων, θα πρέπει να μην είναι επιλεγμένο το χαρακτηριστικό Read-only του αρχείου dl.mdb του σκληρού δίσκου. Η ρύθμιση αυτή γίνεται στο παράθυρο των ιδιοτήτων του αρχείου dl.mdb, το οποίο ανοίγει με δεξιό κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου και κλικ στην επιλογή Properties, όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν.

## Ρυθμίσεις

Ο χρόνος αυτόματης αποσύνδεσης του επισκέπτη του δικτυακού τόπου λόγω απραξίας (session timeout) καθορίζεται στην 46η γραμμή κώδικα του αρχείου init.asp σε πρώτα λεπτά.

Ο χρόνος αυτόματης αποσύνδεσης του επισκέπτη του δωματίου ζωντανής συνομιλίας λόγω απραξίας καθορίζεται στην 47η γραμμή κώδικα του αρχείου init.asp σε πρώτα λεπτά.

Το μήκος της συμβολοσειράς του συνολικού κειμένου της ζωντανής συνομιλίας καθορίζεται στην 48η γραμμή κώδικα του αρχείου init.asp σε χαρακτήρες.

Ο χρόνος εμφανίσεως στην οθόνη των ερωτήσεων των τεστ καθορίζεται στην 49η γραμμή κώδικα του αρχείου init.asp και στη 10η γραμμή κώδικα του αρχείου test_question.asp σε δευτερόλεπτα.

Ο χρόνος εμφανίσεως στην οθόνη των απαντήσεων των τεστ καθορίζεται στη 10η γραμμή κώδικα του αρχείου test_answer.asp σε δευτερόλεπτα.

Για τη ρύθμιση των ιδιοτήτων του δικτυακού τόπου, ανοίγουμε το πρόγραμμα διαχείρισης Internet Services Manager, επεκτείνουμε το δέντρο του αριστερού πλαισίου κάνοντας διπλό κλικ στο όνομα του Η/Υ, κάνουμε δεξιό κλικ στο όνομα του καταλόγου του δικτυακού τόπου και στο εμφανιζόμενο μενού κάνουμε κλικ στην επιλογή Properties. Έτσι ανοίγει το παράθυρο των ιδιοτήτων του δικτυακού τόπου, όπως φαίνεται στις ακόλουθες τρεις εικόνες.

Π.χ. για τη λεπτομερή καταγραφή όλων των επισκέψεων σε ένα αρχείο καταγραφής, θα πρέπει να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις στην καρτέλα Web Site του παραθύρου των ιδιοτήτων του δικτυακού τόπου.

Οι ρυθμίσεις του παραθύρου Authentication Methods, το οποίο εμφανίζεται με κλικ στο πρώτο κουμπί Edit της καρτέλας Directory Security, θα πρέπει να είναι όπως στην εικόνα που ακολουθεί.

Η ενότητα ΣΥΖΗΤΗΣΗ βασίζεται στις επεκτάσεις διακομιστή του FrontPage 2000 (FrontPage 2000 Server Extensions). Για να λειτουργήσει, θα πρέπει, μέσα από το πρόγραμμα διαχείρισης Internet Services Manager, να κάνουμε δεξιό κλικ στο όνομα του καταλόγου του δικτυακού τόπου, να τοποθετήσουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω στην επιλογή All Tasks, να κάνουμε κλικ στην επιλογή Configure Server Extensions και να απαντήσουμε στα παράθυρα διαλόγου του εμφανιζόμενου οδηγού, όπως φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες.

Αφού ολοκληρώσουμε την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να κάνουμε πάλι δεξιό κλικ στο όνομα του καταλόγου του δικτυακού τόπου, να τοποθετήσουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω στην επιλογή All Tasks, να κάνουμε κλικ στην επιλογή Check Server Extensions και να κάνουμε κλικ στο Yes του πλαισίου διαλόγου που εμφανίζεται στο επόμενο βήμα, όπως φαίνεται στις ακόλουθες δύο εικόνες.

Για να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω ρυθμίσεις, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες οι συνιστώσες Internet Information Services Snap-In, Internet Services Manager (HTML) και FrontPage 2000 Server Extensions του διακομιστή IIS 5.0, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

## Διαχείριση από απόσταση

### Διαχείριση του δικτυακού τόπου από απόσταση

Για να είναι δυνατή η διαχείριση του δικτυακού τόπου από απομακρυσμένο Η/Υ, θα πρέπει να δημιουργήσουμε δύο εικονικούς καταλόγους. Ο ένας θα πρέπει να αντιστοιχεί στον κατάλογο δημοσίευσης του δικτυακού τόπου και ο άλλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στον κατάλογο αποθήκευσης του αρχείου της βάσης δεδομένων.

Η δημιουργία εικονικού καταλόγου γίνεται μέσα από το πρόγραμμα διαχείρισης Internet Services Manager ως εξής: επεκτείνουμε το δέντρο του αριστερού πλαισίου κάνοντας διπλό κλικ στο όνομα του Η/Υ, κάνουμε δεξιό κλικ στο όνομα του καταλόγου του δικτυακού τόπου, επιλέγουμε New και κάνουμε κλικ στην επιλογή Virtual Directory, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Στα επόμενα βήματα δίνουμε το όνομα του εικονικού καταλόγου, τη διαδρομή του αντίστοιχου πραγματικού καταλόγου και τις άδειες πρόσβασης.

Στον απομακρυσμένο Η/Υ θα πρέπει να προσθέσουμε δύο θέσεις δικτύου (network places), που οι διευθύνσεις τους θα είναι οι διευθύνσεις των δύο εικονικών καταλόγων στο διαδίκτυο.

### Διαχείριση των Windows 2000 Server από απόσταση

Είναι δυνατή η διαχείριση των Windows 2000 Server από απομακρυσμένο Η/Υ στον οποίο εκτελούνται τα Windows 95 ή τα Windows 98 ή τα Windows 98SE ή τα Windows ME ή τα Windows ΝΤ ή τα Windows 2000 ή τα Windows XP.

Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα Windows 2000 Server από απομακρυσμένο Η/Υ, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα:

- Εγκαθιστούμε στον Η/Υ- διακομιστή το συστατικό Terminal Services των Windows 2000 Server, μέσα από το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows 2000 Server, όπως φαίνεται στις ακόλουθες δύο εικόνες.

- Στον Η/Υ- διακομιστή, δημιουργούμε τις δύο δισκέτες εγκατάστασης του προγράμματος Terminal Services Client μέσα από το πρόγραμμα Terminal Services Client Creator, όπως φαίνεται στις ακόλουθες δύο εικόνες.

- Εγκαθιστούμε το πρόγραμμα Terminal Services Client στον απομακρυσμένο Η/Υ χρησιμοποιώντας τις δύο δισκέτες του προηγούμενου βήματος.

- Ανοίγουμε το πρόγραμμα Terminal Services Client στον απομακρυσμένο Η/Υ, και στο πεδίο Server πληκτρολογούμε τη διεύθυνση IP ή το όνομα DNS ή το όνομα WINS του Η/Υ- διακομιστή και κάνουμε κλικ στο κουμπί  Connect, όπως φαίνεται στις ακόλουθες δύο εικόνες.

# Σχεδίαση λογισμικού

## Αποσύνθεση σε Μονάδες

### Μονάδα εισόδου

Αποτελείται από τα αρχεία:

- default.asp

- global.asa

- init.asp

- login_check.asp

- request.htm

- request_check.asp

- welcome.asp

### Μονάδα εξόδου

Αποτελείται από τα αρχεία:

- abandon.asp

- exit.asp

- global.asa

- login_check.asp

### Μονάδα μαθήματος

Αποτελείται από τη σελίδα:

- subject.asp.

### Μονάδα τεστ

Αποτελείται από τις σελίδες:

init.asp

test_answer.asp

test_init.asp

test_links.asp

test_question.asp

test_questiona.asp

test_result.asp

test_resulta.asp

### Μονάδα στατιστικών

Αποτελείται από τις σελίδες:

statistics.asp

statistics_nav.asp

statistics1.asp

statistics2.asp

### Μονάδα συζήτησης

Αποτελείται από τις σελίδες:

discussion.asp

discussion_ahdr.htm

discussion_nav.asp

discussion_post.asp

discussion_post.htm

discussion_toc.asp

discussion_welc.asp

discussion/tocproto.htm

### Μονάδα ζωντανής συνομιλίας

Αποτελείται από τις σελίδες:

- chat.asp

- chat_blank.asp

- chat_body.asp

- chat_init.asp

- chat_input.asp

- chat_login.asp

- chat_menu.asp

- chat_nav.asp

- chat_people.asp

- chat_remove.asp

- chat_style.asp

- chat_welcome.asp

### Μονάδα βάσης δεδομένων

Αποτελείται από το αρχείο:

- dl.mdb

Περιλαμβάνει τους πίνακες:

- APPLICATIONS

- TESTS

- TEST_STATISTICS

- VISIT_STATISTICS

- WRONG_ANSWERS

Περιλαμβάνει τις φόρμες:

- APPLICATIONS

- TESTS

- WRONG_ANSWERS (δευτερεύουσα φόρμα)

Περιλαμβάνει τη μακροεντολή:

- AUTOEXEC

## Αποσύνθεση δεδομένων

Τα δεδομένα των αιτήσεων εγγραφής αποθηκεύονται στον πίνακα APPLICATIONS της βάσης δεδομένων.

Το κείμενο του μαθήματος αποθηκεύεται στη σελίδα subject.asp.

Οι εικόνες του μαθήματος αποθηκεύονται στον κατάλογο images.

Οι εικόνες των τεστ αποθηκεύονται στον κατάλογο images.

Οι ήχοι του μαθήματος αποθηκεύονται στον κατάλογο sounds.

Τα video του μαθήματος αποθηκεύονται στον κατάλογο videos.

Τα δεδομένα των τεστ αποθηκεύονται στους πίνακες TESTS και WRONG_ANSWERS της βάσης δεδομένων.

Τα μηνύματα της ενότητας ΣΥΖΗΤΗΣΗ αποθηκεύονται στον κατάλογο discussion.

Τα στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών αποθηκεύονται στους πίνακες TEST_STATISTICS και VISIT_STATISTICS της βάσης δεδομένων.

## Εξαρτήσεις μεταξύ μονάδων

Η σελίδα request_check.asp της μονάδας εισόδου αντλεί δεδομένα από τον πίνακα APPLICATIONS της μονάδας βάσης δεδομένων και εισάγει δεδομένα στον ίδιο πίνακα.

Η σελίδα init.asp της μονάδας εισόδου και της μονάδας τεστ αντλεί δεδομένα από τους πίνακες APPLICATIONS και TESTS της βάσης δεδομένων και εισάγει δεδομένα στον πίνακα VISIT_STATISTICS της μονάδας βάσης δεδομένων.

Η σελίδα questiona.asp της μονάδας τεστ αντλεί δεδομένα από τους πίνακες TESTS και WRONG_ANSWERS της μονάδας βάσης δεδομένων.

Η σελίδα test_resulta.asp της μονάδας τεστ εισάγει δεδομένα στον πίνακα TEST_STATISTICS της μονάδας βάσης δεδομένων.

Η σελίδα statistics1.asp της μονάδας στατιστικών αντλεί δεδομένα από τον πίνακα VISIT_STATISTICS της μονάδας βάσης δεδομένων.

Η σελίδα statistics2.asp της μονάδας στατιστικών αντλεί δεδομένα από τον πίνακα TEST_STATISTICS της μονάδας βάσης δεδομένων.

Η υπορουτίνα Session_OnEnd του αρχείου global.asa της μονάδας εξόδου εισάγει δεδομένα στον πίνακα VISIT_STATISTICS της μονάδας βάσης δεδομένων.

## Εξαρτήσεις δεδομένων

### Μεταβλητές εφαρμογής και συνεδρίας

Για το πέρασμα πληροφοριών από σελίδα σε σελίδα, η τεχνολογία ASP προσφέρει δύο αντικείμενα: το αντικείμενο application και το αντικείμενο session. Το αντικείμενο application αποθηκεύει πληροφορίες που είναι προσπελάσιμες από όλους τους χρήστες του δικτυακού τόπου, ενώ το αντικείμενο session αποθηκεύει πληροφορίες μιας συνεδρίας.

Στην παρούσα εφαρμογή, μια συνεδρία (session) αρχίζει όταν στο φυλλομετρητή ενός χρήστη φορτώνεται η αρχική σελίδα welcome.asp και τελειώνει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί ΕΞΟΔΟΣ ή όταν συμπληρώνεται ο προκαθορισμένος χρόνος απραξίας του χρήστη.

Οι πληροφορίες της εφαρμογής αποθηκεύονται σε μεταβλητές εφαρμογής (application variables) ενώ οι πληροφορίες συνεδρίας αποθηκεύονται σε μεταβλητές συνεδρίας (session variables). Οι μεταβλητές εφαρμογής καταργούνται όταν ξεφορτώνεται η εφαρμογή ή όταν διακόπτεται ο διακομιστής. Οι μεταβλητές συνεδρίας καταργούνται όταν τελειώνει η συνεδρία.

Οι πληροφορίες των μεταβλητών συνεδρίας αποθηκεύονται σε cookies συνεδρίας (session cookies). Τα cookies αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη και καταργούνται όταν τελειώνει η συνεδρία. Δεν παραμένουν στο σκληρό δίσκο του χρήστη.

Οι πληροφορίες των μεταβλητών εφαρμογής και των μεταβλητών συνεδρίας είναι διαθέσιμες για ανάγνωση και τροποποίηση μέσω κώδικα σε όλες τις σελίδες του δικτυακού τόπου.

Στην παρούσα εφαρμογή, σε μεταβλητές εφαρμογής αποθηκεύονται οι πληροφορίες σύνδεσης στη βάση δεδομένων καθώς και πληροφορίες σχετικές με τη ζωντανή συνομιλία. Σε μεταβλητές συνεδρίας αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψη του χρήστη και τα τεστ.

### Φόρμες

Τα δεδομένα της φόρμας αιτήσεως εγγραφής της σελίδας request.htm υποβάλλονται στη σελίδα request_check.asp.

Τα δεδομένα της φόρμας εισόδου της σελίδας default.asp υποβάλλονται στη σελίδα init.asp.

Τα δεδομένα της φόρμας ερωτήσεως τεστ της σελίδας test_question.asp υποβάλλονται στη σελίδα test_answer.asp.

Τα δεδομένα της φόρμας αποστολής άρθρου των σελίδων discussion_post.asp και discussion_post.htm υποβάλλονται στη σελίδα _vti_bin/shtml.dll/discussion_post.htm.

Τα δεδομένα της φόρμας σύνδεσης στο δωμάτιο ζωντανής συνομιλίας της σελίδας chat_login.asp υποβάλλονται στη σελίδα chat_input.asp.

Τα δεδομένα της φόρμας ρυθμίσεων της μορφής του κειμένου ζωντανής συνομιλίας της σελίδας chat_menu.asp υποβάλλονται στη σελίδα chat_input.asp.

Τα δεδομένα της φόρμας αποστολής κειμένου ζωντανής συνομιλίας της σελίδας chat_input.asp υποβάλλονται στη σελίδα chat_input.asp.

## Διαπροσωπείες μονάδων

Οι σελίδες request_check.asp, init.asp, questiona. asp, test_resulta.asp, statistics1.asp και statistics2.asp συνδέονται με τη βάση δεδομένων παρασκηνιακά με εντολές σεναρίου διακομιστή.

## Διαπροσωπείες χρήστη

Στις επόμενες εικόνες παρουσιάζονται οι διαπροσωπείες χρήστη.

## Διαπροσωπείες διαχειριστή

Μέσα από το πρόγραμμα Windows Explorer, ο διαχειριστής μπορεί να δει και να ανοίξει όλους τους καταλόγους και όλα τα αρχεία του δικτυακού τόπου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Μέσα από το πρόγραμμα Microsoft Access 2000, ο διαχειριστής μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα των αιτήσεων εγγραφής και των τεστ, όπως φαίνεται στις ακόλουθες δύο εικόνες.

Κάθε τεστ πρέπει να ονοματίζεται με ένα θετικό ακέραιο αριθμό. Στο πρώτο τεστ πρέπει να δίνεται το όνομα 1, στο δεύτερο το όνομα 2, στο τρίτο το όνομα 3 κ.ο.κ.. Κάθε ερώτηση πρέπει να έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, που μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε ακέραιος αριθμός.

Μέσα από το πρόγραμμα Internet Services Manager, ο διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει τις ιδιότητες του δικτυακού τόπου, όπως είδαμε στην ενότητα Ρυθμίσεις.

## Λεπτομερές σχέδιο λογισμικού

### Mονάδα εισόδου

Η σελίδα default.asp είναι η πρώτη σελίδα που βλέπει ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου. Εμφανίζει οδηγίες και τη φόρμα εισόδου, στην οποία ζητούνται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης.

Η σελίδα init.asp εκτελεί τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη που προσπαθεί να προσπελάσει τις κύριες σελίδες του δικτυακού τόπου. Ελέγχονται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχει υποβάλει ο χρήστης κάνοντας κλικ στο κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ της σελίδας default.asp. Αν δεν έχουν συμπληρωθεί και τα δύο πεδία, η σελίδα init.asp ανακατευθύνει στη σελίδα default.asp. Αν έχουν συμπληρωθεί και τα δύο πεδία, η σελίδα init.asp συνδέεται με τη βάση δεδομένων και ελέγχει αν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν αντιστοιχούν σε εγγεγραμμένο χρήστη. Αν όχι, η σελίδα init.asp εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Αν ναι, η σελίδα init.asp εισάγει στον πίνακα VISIT_STATISTICS της βάσης δεδομένων τις πληροφορίες εισόδου για το συγκεκριμένο χρήστη, εκτελεί τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις συνεδρίας και ανακατευθύνει στη σελίδα welcome.asp. Η σελίδα init.asp δεν εμφανίζεται στο χρήστη.

Η σελίδα request.htm εμφανίζει τη φόρμα της αιτήσεως εγγραφής.

Η σελίδα request_check.asp ελέγχει την αίτηση εγγραφής που έχει υποβάλει ο χρήστης.

Συγκεκριμένα ελέγχει:

- αν το όνομα χρήστη της αιτήσεως εγγραφής υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων,

- αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία,

- αν ο κωδικός πρόσβασης είναι ο ίδιος και στα δύο πεδία κωδικού πρόσβασης της αιτήσεως εγγραφής,

- αν η διεύθυνση e-mail της αιτήσεως εγγραφής είναι έγκυρη.

Για την εγκυρότητα της διευθύνσεως e-mail, ελέγχει τα εξής:

- αν περιέχει το χαρακτήρα @,

- αν περιέχει το χαρακτήρα «.»,

- αν έχει μήκος μικρότερο από 7 χαρακτήρες,

- αν περιέχει χαρακτήρα κενού.

Αν η αίτηση εγγραφής περάσει επιτυχώς τον παραπάνω έλεγχο, αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στο χρήστη. Διαφορετικά, η σελίδα request_check.asp εμφανίζει παράθυρα διαλόγου με τα σχετικά μηνύματα λάθους και προτρέπει το χρήστη να επιστρέψει στην αίτηση εγγραφής και να τη διορθώσει.

Η σελίδα welcome.asp είναι η πρώτη σελίδα που βλέπει ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου μετά από τον έλεγχο ταυτότητας. Εμφανίζει οδηγίες για την περιήγηση του επισκέπτη στο δικτυακό τόπο.

Το αρχείο global.asa περιέχει τη διαδικασία Application_ΟnStart, η οποία εκτελείται όταν ο πρώτος επισκέπτης ανοίξει την πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου. Η υπορουτίνα Application_ΟnStart αρχικοποιεί τις μεταβλητές εφαρμογής στις οποίες αποθηκεύονται οι πληροφορίες σύνδεσης στη βάση δεδομένων.

### Mονάδα εξόδου

Η σελίδα exit.asp εμφανίζει το κουμπί εξόδου. Συμπεριλαμβάνεται σε άλλες σελίδες.

Η σελίδα abandon.asp ενεργοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί ΕΞΟΔΟΣ. Περιέχει την εντολή τερματισμού της συνεδρίας και την εντολή ανακατεύθυνσης στη σελίδα default.asp. Δεν εμφανίζεται στο χρήστη.

Το αρχείο global.asa περιέχει τη διαδικασία Session_OnEnd, η οποία εκτελείται κάθε φορά που τελειώνει μια συνεδρία. Η υπορουτίνα Session_OnEnd αποθηκεύει στον πίνακα VISIT_STATISTICS της βάσης δεδομένων την ημερομηνία και την ώρα εξόδου του επισκέπτη.

### Mονάδα μαθήματος

Η σελίδα subject.asp εμφανίζει την ύλη του μαθήματος. Αν θέλουμε να τοποθετήσουμε την ύλη του μαθήματος σε περισσότερες από μία σελίδες, θα πρέπει να βάλουμε και τους σχετικούς συνδέσμους ιστοσελίδων.

### Mονάδα τεστ

Η σελίδα init.asp κάνει τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις και την αναδιάταξη των ερωτήσεων με τυχαία σειρά για όλα τα τεστ που υπάρχουν στη βάση δεδομένων, κάθε φορά που αρχίζει μια νέα συνεδρία. Δεν εμφανίζεται στο χρήστη.

Η σελίδα test_links.asp είναι η πρώτη σελίδα της ενότητας ΤΕΣΤ που βλέπει ο χρήστης. Εμφανίζει τους συνδέσμους για όλα τα τεστ που υπάρχουν στη βάση δεδομένων και οδηγίες για την εκτέλεση των τεστ.

Η σελίδα test_init.asp ενεργοποιείται κάθε φορά που αρχίζει η εκτέλεση ενός τεστ. Ελέγχει αν το επιλεγμένο τεστ έχει τουλάχιστον μία ερώτηση. Δεν εμφανίζεται στο χρήστη.

Η σελίδα test_questiona.asp αντλεί τα δεδομένα της τρέχουσας ερωτήσεως από τη βάση δεδομένων, αναδιατάσσει τις απαντήσεις με τυχαία σειρά και ελέγχει αν το τεστ έχει ολοκληρωθεί. Δεν εμφανίζεται στο χρήστη.

Η σελίδα test_question.asp, κάθε φορά που φορτώνεται, εμφανίζει μια ερώτηση από το τρέχον τεστ καθώς και τη φόρμα με τις δυνατές απαντήσεις, από τις οποίες μία είναι η σωστή ενώ οι υπόλοιπες είναι λανθασμένες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει καμία ή μία μόνο απάντηση κάθε φορά και να υποβάλει την επιλογή του κάνοντας κλικ στο κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ. Μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου, η σελίδα test_question.asp ενεργοποιεί τη φόρτωση της επόμενης σελίδας.

Η σελίδα test_answer.asp ελέγχει αν ο χρήστης υπέβαλε τη σωστή απάντηση στην τρέχουσα ερώτηση. Αν ναι, εμφανίζει τη λέξη Σωστά. Διαφορετικά, εμφανίζει τη σωστή απάντηση. Μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου, η σελίδα test_answer.asp ενεργοποιεί τη φόρτωση της επόμενης σελίδας. Αν το τρέχον τεστ έχει ολοκληρωθεί, φορτώνεται η σελίδα test_result.asp. Διαφορετικά, φορτώνεται η σελίδα question.asp.

Η σελίδα test_resulta.asp εισάγει το αποτέλεσμα του τεστ στον πίνακα TEST_STATISTICS της βάσης δεδομένων. Δεν εμφανίζεται στο χρήστη.

Η σελίδα test_result.asp εμφανίζει το αποτέλεσμα ενός τεστ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του.

### Mονάδα συζήτησης

Η σελίδα discussion.asp εμφανίζει τα πλαίσια της ενότητας ΣΥΖΗΤΗΣΗ. Στο επάνω πλαίσιο φορτώνεται η σελίδα discussion_nav.asp. Στο αριστερό πλαίσιο φορτώνονται οι σελίδες discussion_post.asp, discussion_post.htm και discussion_toc.htm. Στο δεξιό πλαίσιο φορτώνεται η σελίδα discussion_welc.asp και οι σελίδες των μηνυμάτων των χρηστών.

Η σελίδα discussion_nav.asp εμφανίζει τον τίτλο της ενότητας και τα κουμπιά πλοήγησης.

Η σελίδα discussion_welc.asp εμφανίζει οδηγίες για τη συζήτηση.

Η σελίδα discussion_post.asp εμφανίζει τη φόρμα αποστολής άρθρου.

Η σελίδα discussion_post.htm φορτώνεται όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο σύνδεσμο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ενός εμφανιζόμενου μηνύματος της συζητήσεως. Εμφανίζει τη φόρμα αποστολής άρθρου.

Η σελίδα discussion_toc.htm εμφανίζει τη λίστα περιεχομένων της ενότητας ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

Η σελίδα tocproto.htm του καταλόγου discussion περιέχει τη λίστα περιεχομένων της ενότητας ΣΥΖΗΤΗΣΗ που εμφανίζει η σελίδα discussion_toc.htm. Δεν εμφανίζεται στο χρήστη.

Η σελίδα discussion_ahdr.htm συμπεριλαμβάνεται στις σελίδες των μηνυμάτων των χρηστών. Eμφανίζει τους σχετικούς συνδέσμους.

### Moνάδα στατιστικών

Η σελίδα statistics.asp εμφανίζει τα πλαίσια της ενότητας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ. Στο επάνω πλαίσιο φορτώνεται η σελίδα statistics_nav.asp. Στο κάτω πλαίσιο φορτώνονται οι σελίδες statistics1.asp και statistics2.asp.

Η σελίδα statistics_nav.asp εμφανίζει τον τίτλο της ενότητας και τα κουμπιά πλοήγησης.

Η σελίδα statistics1.asp εμφανίζει πίνακα με πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στο δικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από τον πίνακα VISIT_STATISTICS της βάσης δεδομένων.

Η σελίδα statistics2.asp εμφανίζει πίνακα με πληροφορίες σχετικά με τα τεστ που έχει εκτελέσει ο χρήστης. Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από τον πίνακα TEST_STATISTICS της βάσης δεδομένων.

### Mονάδα ζωντανής συνομιλίας

Η σελίδα chat_init.asp αποκλείει από τη ζωντανή συνομιλία κάθε φυλλομετρητή διαφορετικό από τον Microsoft Internet Explorer. Ενεργοποιείται κάθε φορά που ένας χρήστης προσπαθεί να εισέλθει στην ενότητα ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο της αρχικής σελίδας. Δεν εμφανίζεται στο χρήστη.

Η σελίδα chat.asp εμφανίζει τα πλαίσια της ενότητας ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. Στο επάνω πλαίσιο φορτώνεται η σελίδα chat_nav.asp. Στο αριστερό πλαίσιο φορτώνονται οι σελίδες chat_login.asp και chat_menu.asp. Στο δεξιό πλαίσιο φορτώνονται οι σελίδες chat_welcome.asp και chat _body.asp. Στο κάτω πλαίσιο φορτώνονται οι σελίδες chat_blank.asp και chat_input.asp.

Η σελίδα chat_nav.asp εμφανίζει τον τίτλο της ενότητας και τη γραμμή πλοήγησης.

Η σελίδα chat_login.asp εμφανίζει το κουμπί σύνδεσης στο δωμάτιο ζωντανής συνομιλίας.

Η σελίδα chat_welcome.asp εμφανίζει οδηγίες για τη ζωντανή συνομιλία.

Η σελίδα chat_blank.asp είναι κενή.

Η σελίδα chat_menu.asp εμφανίζει τη φόρμα των ρυθμίσεων γραμματοσειράς που είναι διαθέσιμες στους συνδεδεμένους χρήστες καθώς και τον πίνακα των συνδεδεμένων χρηστών.

Η σελίδα chat_people.asp φορτώνεται στο ένθετο πλαίσιο της σελίδας chat_menu.asp. Εμφανίζει τον πίνακα με τα ονόματα και τους χρόνους απραξίας των συνδεδεμένων χρηστών. Ανανεώνεται κάθε 4 δευτερόλεπτα.

Η σελίδα chat_body.asp εμφανίζει το κείμενο της ζωντανής συνομιλίας. Ανανεώνεται κάθε 3 δευτερόλεπτα.

Η σελίδα chat_input.asp εμφανίζει τη φόρμα αποστολής κειμένου και αποσύνδεσης.

Η σελίδα chat_style.asp περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με το στυλ του κειμένου που στέλνει ο χρήστης. Δεν εμφανίζεται στο χρήστη.

Η σελίδα chat_remove.asp περιέχει σενάριο διακομιστή, το οποίο αφαιρεί το όνομα χρήστη από τη λίστα των συνδεδεμένων στο δωμάτιο ζωντανής συνομιλίας μελών, κάθε φορά που ξεφορτώνεται η σελίδα chat_menu.asp. Δεν εμφανίζεται στο χρήστη.

### Μονάδα βάσης δεδομένων

Οι πίνακες της βάσης δεδομένων παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα.

Η βάση δεδομένων είναι σχεσιακή. Μεταξύ των πινάκων TESTS και WRONG_ANSWERS έχουμε δημιουργήσει μια σχέση τύπου ένα-προς-πολλά με βάση το πεδίο ID, που υπάρχει και στους δύο πίνακες. ΄Ετσι, κάθε εγγραφή του πίνακα TESTS έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό και σχετίζεται με πολλές εγγραφές του πίνακα WRONG_ANSWERS.

Η φόρμα APPLICATIONS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των αιτήσεων εγγραφής.

Η φόρμα TESTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των τεστ. Επειδή εμφανίζει πληροφορίες από δύο πίνακες, συμπεριλαμβάνει τη δευτερεύουσα φόρμα WRONG_ANSWERS.

Η μακροεντολή AUTOEXEC εκτελείται κατά το άνοιγμα του αρχείου dl.mdb. Ανοίγει τις δύο φόρμες σε κατάσταση επεξεργασίας.

### Κατάλογοι

Στον κατάλογο images αποθηκεύονται οι εικόνες του δικτυακού τόπου.

Στον κατάλογο sounds αποθηκεύονται οι ήχοι του δικτυακού τόπου.

Στον κατάλογο videos αποθηκεύονται τα video του δικτυακού τόπου.

Στον κατάλογο discussion αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα της ενότητας ΣΥΖΗΤΗΣΗ με τη μορφή αρχείων τύπου htm. Το πρώτο αρχείο ονομάζεται 00000001.htm, το δεύτερο 00000002.htm κ.ο.κ..

Ο κατάλογος _vti_pvt απαιτείται από το διακομιστή για τη λειτουργία της ενότητας ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

Οι κατάλογοι _vti_cnf, _vti_log, _vti_txt, _vti_script και _private είναι κενοί, αλλά απαιτούνται από το διακομιστή.

### Συμπεριλήψεις ιστοσελίδων

Η σελίδα login_check.asp συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις σελίδες τύπου asp που θέλουμε να μη φορτώνονται στο φυλλομετρητή του χρήστη, αν ο τελευταίος δεν έχει περάσει επιτυχώς από τον έλεγχο ταυτότητας, που εκτελείται στη σελίδα init.asp. Ακόμα, η σελίδα login_check.asp περιέχει εντολές που εμποδίζουν την αποθήκευση των σελίδων που την περιέχουν στη μνήμη cache του φυλλομετρητή και στη μνήμη cache του διακομιστή μεσολάβησης (proxy server). ΄Ετσι, δεν είναι δυνατή η φόρτωση μιας τέτοιας σελίδας στο φυλλομετρητή του χρήστη μετά το τέλος μιας συνεδρίας (session) με τη χρήση του κουμπιού Back. Στην περίπτωση αυτή, αντί της ζητούμενης σελίδας, φορτώνεται η προκαθορισμένη σελίδα default.asp. Μια συνεδρία τελειώνει όταν συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος απραξίας του επισκέπτη στο δικτυακό τόπο ή όταν ο επισκέπτης κάνει κλικ στο κουμπί ΕΞΟΔΟΣ.

Η σελίδα nav.asp συμπεριλαμβάνεται στις σελίδες welcome.asp, subject.asp, test_links.asp, test_question.asp, test_answer.asp, test_result.asp, statistics_nav.asp. Εμφανίζει τη γραμμή των κουμπιών πλοήγησης.

Η σελίδα nav2.asp συμπεριλαμβάνεται στις σελίδες discussion_nav.asp, chat_nav.asp, statistics_nav.asp. Εμφανίζει τη γραμμή των κουμπιών πλοήγησης εντός πλαισίου ιστοσελίδας.

Η σελίδα exit.asp συμπεριλαμβάνεται στις σελίδες welcome.asp, subject.asp, test_links.asp, test_result.asp, chat_welcome.asp, statistics1.asp, statistics2.asp. Εμφανίζει το κουμπί εξόδου.

Η σελίδα chat_style.asp συμπεριλαμβάνεται στις σελίδες chat_body.asp, chat_input.asp, chat_menu.asp, chat_people.asp. Περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με το στυλ του κειμένου της ζωντανής συνομιλίας.

Η σελίδα discussion_ahdr.htm συμπεριλαμβάνεται σε κάθε σελίδα μηνύματος της ενότητας ΣΥΖΗΤΗΣΗ. Εμφανίζει συνδέσμους.

### Ανακατευθύνσεις ιστοσελίδων

Η σελίδα init.asp ανακατευθύνει στη σελίδα default.asp, αν ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει και τα δύο πεδία της φόρμας εισόδου.

Η σελίδα init.asp ανακατευθύνει στη σελίδα welcome.asp, αν ο χρήστης έχει συμπληρώσει και τα δύο πεδία της φόρμας εισόδου και είναι μέλος.

Η σελίδα login_check.asp ανακατευθύνει στη σελίδα default.asp, αν ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί κανονικά μετά από έλεγχο ταυτότητας.

Η σελίδα abandon.asp ανακατευθύνει στη σελίδα default.asp.

Η σελίδα test_init.asp ανακατευθύνει στη σελίδα test_questiona.asp, αν το επιλεγμένο τεστ έχει τουλάχιστον μία ερώτηση.

Η σελίδα test_questiona.asp ανακατευθύνει στη σελίδα test_resulta.asp, αν το εκτελούμενο τεστ έχει ολοκληρωθεί. Διαφορετικά, ανακατευθύνει στη σελίδα test_question.asp.

Η σελίδα test_question.asp ανακατευθύνει στη σελίδα test_answer.asp, αν ο χρήστης δεν έχει απαντήσει εντός του προκαθορισμένου χρόνου.

Η σελίδα test_answer.asp ανακατευθύνει στη σελίδα test_questiona.asp.

Η σελίδα test_resulta.asp ανακατευθύνει στη σελίδα test_result.asp.

Η σελίδα chat_init.asp ανακατευθύνει στη σελίδα chat.asp, αν ο φυλλομετρητής είναι ο Microsoft Internet Explorer. Διαφορετικά, ανακατευθύνει στη σελίδα welcome.asp.

### Σύνδεσμοι ιστοσελίδων

Στις επόμενες εικόνες παρουσιάζονται όλοι οι σύνδεσμοι του δικτυακού τόπου.

# Κωδικοποίηση

## Σενάρια (scripts)

Τα σενάρια είναι προγράμματα γραμμένα σε μια γλώσσα σεναρίων (scripting language). Οι γλώσσες σεναρίων είναι γλώσσες προγραμματισμού ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε ιστοσελίδες. Ο κώδικας των σεναρίων ενσωματώνεται στον κώδικα HTML των ιστοσελίδων μεταξύ των ετικετών <script> και </script> ή μεταξύ των οριοθετών <% και %>.

Υπάρχουν δύο είδη σεναρίων: τα σενάρια διακομιστή και τα σενάρια πελάτη. Τα σενάρια διακομιστή διαβάζονται, διερμηνεύονται και εκτελούνται στο διακομιστή. Τα σενάρια πελάτη διαβάζονται, διερμηνεύονται και εκτελούνται στο φυλλομετρητή. Δεν υπάρχει περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού ούτε μεταγλωττιστής για τις γλώσσες σεναρίων.

## Σενάρια διακομιστή (server side scripts) και τεχνολογία ASP

Ο διακομιστής Microsoft IIS 5.0 περιλαμβάνει την τεχνολογία ASP 3.0. Η τεχνολογία ASP είναι ένα πρόγραμμα που επεκτείνει τις δυνατότητες του διακομιστή. Έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων. Μας δίνει τη δυνατότητα να γράφουμε σενάρια τα οποία κάνουν το διακομιστή να επεξεργάζεται την ιστοσελίδα πριν τη στείλει στο φυλλομετρητή.

Όταν ένας φυλλομετρητής ζητήσει μια ιστοσελίδα από το διακομιστή, ο διακομιστής ελέγχει πρώτα την επέκταση του ονόματος του αρχείου της σελίδας. Αν το αρχείο είναι τύπου html, ο διακομιστής στέλνει τη σελίδα. Αν το αρχείο είναι τύπου asp, ο διακομιστής περνάει την αίτηση στη μηχανή ASP. Η μηχανή ASP διαβάζει, διερμηνεύει και εκτελεί κάθε σενάριο διακομιστή που υπάρχει στο αρχείο. Μετά ο διακομιστής στέλνει τη σελίδα μαζί με τα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας σαν σελίδα html. Η σελίδα φορτώνεται στο φυλλομετρητή του χρήστη σαν ένα κανονικό έγγραφο html χωρίς ο χρήστης να μπορεί να δει τον κώδικα των σεναρίων διακομιστή. Ο τελικός κώδικας html δημιουργείται έτσι δυναμικά, σαν απόκριση στην αίτηση του χρήστη.

Η τεχνολογία ASP δίνεται μαζί με τις γλώσσες σεναρίων (scripting languages) VBScript και JavaScript. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη γλώσσα, π.χ. την Perl, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε την αντίστοιχη μηχανή σεναρίων (scripting engine).

Τα σενάρια διακομιστή, επειδή εκτελούνται στο διακομιστή, δεν εξαρτώνται από τις δυνατότητες του φυλλομετρητή.

Στην παρούσα εφαρμογή, όλα τα σενάρια διακομιστή αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου asp.

## Σενάρια πελάτη (client side scripts)

Κύριος σκοπός των σεναρίων πελάτη είναι η αλληλεπίδραση των ιστοσελίδων με τους χρήστες.

Για τα σενάρια πελάτη προτιμήσαμε τη γλώσσα JavaScript έναντι της VBScript, διότι η JavaScript υποστηρίζεται από τους φυλλομετρητές της Microsoft και της Netscape, ενώ η VBScript υποστηρίζεται μόνο από τους φυλλομετρητές της Microsoft.

## Η γλώσσα HTML

Η HTML (HyperText Markup Language) είναι μια γλώσσα περιγραφής ιστοσελίδων. Δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού. Οι οδηγίες ή ετικέτες (tags) της HTML καθορίζουν τη δομή των ιστοσελίδων καθώς και τη δομή του δικτυακού τόπου.

Ο κώδικας HTML περιέχεται μεταξύ των ετικετών <html> και </html>.

## Η τεχνολογία DHTML

Η DHTML (Dynamic HTML) είναι μια επέκταση της HTML που αυξάνει τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιστοσελίδων και του χρήστη. Με τον όρο DHTML δεν εννοούμε μια γλώσσα προγραμματισμού αλλά το συνδυασμό HTML, γλωσσών σεναρίων, CSS (Cascading Style Sheets) και DOM (Document Object Model) για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων που αλληλεπιδρούν με το χρήστη χωρίς να χρειάζονται επαναφόρτωση.

Οι φυλλομετρητές Microsoft Internet Explorer και Netscape Navigator υποστηρίζουν την DHTML στις εκδόσεις τους από 4.0 και πάνω.

## Η γλώσσα VBSCRIPT

Η VBScript είναι μια γλώσσα σεναρίων (scripting language). Αποτελεί μια απλοποιημένη έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic. Το πλήρες όνομά της είναι Microsoft Visual Basic Scripting Edition. Δημιουργήθηκε από τη Microsoft για τη συγγραφή είτε σεναρίων πελάτη για το φυλλομετρητή Microsoft Internet Explorer από την έκδοση 3.0 και πάνω είτε σεναρίων διακομιστή για το διακομιστή Microsoft Internet Information Server από την έκδοση 3.0 και πάνω. Η VBScript είναι η προκαθορισμένη γλώσσα της τεχνολογίας ASP.

Στην παρούσα εφαρμογή, όλα τα σενάρια διακομιστή είναι γραμμένα στη γλώσσα VBScript και περικλείονται από τους οριοθέτες <% και %>.

## Η γλώσσα JAVASCRIPT

Η JavaScript είναι μια γλώσσα σεναρίων βασισμένη στο αντικείμενο (object based scripting language). Ο κώδικας JavaScript ενσωματώνεται στον κώδικα HTML των ιστοσελίδων με την οδηγία <script>.

Αν τα σενάρια JavaScript είναι σενάρια πελάτη, το μόνο που χρειάζεται είναι ένας συμβατός με την JavaScript φυλλομετρητής. Δηλαδή ένας φυλλομετρητής που να μπορεί να διαβάσει, να διερμηνεύσει και να εκτελέσει τα σενάρια JavaScript. Τέτοιοι είναι ο Microsoft Internet Explorer από την έκδοση 3.0 και πάνω και ο Netscape Navigator από την έκδοση 2.0 και πάνω. Αν τα σενάρια JavaScript είναι σενάρια διακομιστή, το μόνο που χρειάζεται είναι ένας συμβατός με την JavaScript διακομιστής. Τέτοιος είναι ο Microsoft IIS 5.0.

Με την JavaScript μπορούμε να χειριστούμε τα αντικείμενα των μοντέλων αντικειμένων DOM της DHTML, ASP και ADO.

Στην παρούσα εφαρμογή, όλα τα σενάρια πελάτη είναι γραμμένα στη γλώσσα JavaScript και περικλείονται από τις ετικέτες <script language=”JavaScript”> και </script>.

## Η γλώσσα SQL

Η SQL (Structured Query Language) είναι μια μη διαδικαστική (non–procedural) γλώσσα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Ο προγραμματιστής έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει εντολές SQL σε προγράμματα τα οποία είναι γραμμένα σε άλλη γλώσσα προγραμματισμού.

Στην παρούσα εφαρμογή, εντολές SQL ενσωματώνονται στα σενάρια διακομιστή, όπου η φιλόξενη γλώσσα είναι η VBScript.

## Η τεχνολογία CSS

Η τεχνολογία CSS (Cascading Style Sheets) δίνει στο συγγραφέα ιστού επιπλέον δυνατότητες ελέγχου της εμφάνισης των στοιχείων των ιστοσελίδων. Υποστηρίζεται από τους φυλλομετρητές Microsoft Internet Explorer (έκδοση 4.0 και νεώτερες) και Netscape Navigator (έκδοση 4.0 και νεώτερες).

## Το μοντέλο αντικειμένων ASP

Για διευκόλυνση στη συγγραφή σεναρίων, η τεχνολογία ASP παρέχει το μοντέλο αντικειμένων ASP, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από τις γλώσσες σεναρίων. Στην παρούσα εφαρμογή γίνεται χρήση των αντικειμένων application, request, response, server και session αυτού του μοντέλου.

## To μοντέλο αντικειμένων εγγράφου DOM της DHTML

Οι φυλλομετρητές Microsoft Internet Explorer και Netscape Navigator έχουν πολλά αντικείμενα διαθέσιμα για τις γλώσσες σεναρίων. Τα αντικείμενα αυτά ανήκουν στο μοντέλο αντικειμένων εγγράφου DOM (Document Object Model), το οποίο αποτελεί μέρος της DHTML.

Τα αντικείμενα του DOM μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις γλώσσες VBScript και JavaScript στα σενάρια πελάτη. Τα στοιχεία μιας ιστοσελίδας αποτελούν αντικείμενα αυτού του μοντέλου.

Κάθε φυλλομετρητής έχει τη δική του έκδοση του DOM. Οι διαφορές μεταξύ του DOM της Microsoft και του DOM της Netscape είναι λίγες.

Στην παρούσα εφαρμογή γίνεται χρήση των αντικειμένων history και window αυτού του μοντέλου.

## To μοντέλο αντικειμένων aDO

Το μοντέλο αντικειμένων ADO (ActiveX Data Objects) αποτελεί μέρος του MDAC (Microsoft Data Access Components), το οποίο περιλαμβάνεται στο διακομιστή Microsoft IIS 5.0. Απαραίτητο υπόστρωμα για το ADO είναι η τεχνολογία OLE DB, που επίσης αποτελεί μέρος του MDAC.

Τα αντικείμενα ADO χρησιμοποιούνται για προσπέλαση βάσεων δεδομένων και γενικότερα για προσπέλαση δεδομένων.

Στην παρούσα εφαρμογή γίνεται χρήση των αντικειμένων command, connection και recordset αυτού του μοντέλου.

## Κώδικας

Ο κώδικας του δικτυακού τόπου είναι γραμμένος στις γλώσσες HTML, VBScript, JavaScript και SQL. Από αυτές μόνο η JavaScript είναι case sensitive.

Ακολουθεί ο κώδικας όλων των αρχείων του δικτυακού τόπου.

### abandon.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<%

session.abandon

response.redirect("default.asp")

%>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

### chat.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<TITLE>ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ</TITLE>

<FRAMESET ROWS="65,*" FRAMESPACING="2" FRAMEBORDER="no">

<FRAME SRC="chat_nav.asp" NAME="navFrame" SCROLLING="NO">

<FRAMESET COLS="175,*">

<FRAME SRC="chat_login.asp" NAME="menuFrame">

<FRAMESET ROWS="*,50">

<FRAME SRC="chat_welcome.asp" NAME="bodyFrame">

<FRAME SRC="chat_blank.asp" NAME="inputFrame">

</FRAMESET>

</FRAMESET>

</FRAMESET>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

### chat_blank.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<TITLE>Chat Room</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#d3d3d3">

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<%If Request.Querystring("conflict") = "true" Then%>

alert("Το όνομά σας χρησιμοποιείται ήδη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.");

<%End If%>

</SCRIPT>

</BODY>

</HTML>

### chat_body.asp

<%@ Language=VBScript %>

<%Option Explicit%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<META HTTP-EQUIV=refresh content="3">

<TITLE>Chat Room</TITLE>

<!--#include file="chat_style.asp"-->

<%

dim strUsers

strUsers = application("strUsers")

'έλεγχος απραξίας

if not application("timeout_" & session("user")) > now()  then

strUsers = replace(strUsers, session("user")&"|", "")

session("boolChatTimeout") = true

end if

if session("boolChatTimeout") = true then

application.lock

application("strUsers") = strUsers

application.unLock

end if

%>

<script language=javascript>

function init() {

<%if session("boolChatTimeout") = true then%>

top.bodyFrame.location.replace('chat_welcome.asp');

top.menuFrame.location.replace('chat_login.asp');

top.inputFrame.location.replace('chat_blank.asp');

<%else%>

window.scrollTo(0,2000)

<%End If%>

}

</script>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#d3d3d3" onLoad="init()">

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 HEIGHT="100%" WIDTH="100%">

<TR><TD VALIGN="TOP">

<%

response.write application("strChatBody")

%>

</TD></TR></TABLE>

</BODY>

</HTML>

### chat_init.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<SCRIPT Language="JavaScript"><!--

if (document.all && navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer")

location.replace('chat.asp');

else location.replace('welcome.asp')

//--></SCRIPT>

</head>

<body>

</body>

</html>

### chat_input.asp

<%@ Language=VBScript %>

<%Option Explicit%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>Chat Room</title>

<%

Dim strChatName, strChatInput, strChatBody, strUsers, strChatLine, strStyle, intChatBodyLength, strFont, strColor, strSize, strLogin, strLogout, strUserConflict

intChatBodyLength = application("intChatBodyLength")

session("boolChatTimeout") = false

strChatName = session("user")

strChatInput = Request.Form("chatInput")

strLogin = Request.Form("login")

strColor = Request.Form("color")

strFont = Request.Form("font")

strSize = Request.Form("size")

strChatBody = application("strChatBody")

strUsers = application("strUsers")

If strLogin = "true" Then				'αν μόλις συνδέθηκε

If InStr(strUsers, strChatName & "|") < 1 Then 'και δεν έχουμε σύγκρουση

strUsers = strUsers & strChatName & "|"	'προσθήκη στη λίστα

application("timeout_" & strChatName) = dateAdd("n", application("intChatTimeout"), now()) 		'αρχικοποίηση χρόνου

Else

strUserConflict = "true" 'σύγκρουση

End If

ElseIf LCase(request.form("chatSubmit")) = "αποσυνδεση" Then 'αν πάτησε "αποσύνδεση"

strUsers = replace(strUsers, strChatName & "|", "") 'απομάκρυνση από τη λίστα

strLogout = "true" 'αποσύνδεση

ElseIf InStr(strUsers, strChatName & "|") < 1 Then 'αν έστειλε κείμενο ενώ έχει βγει από τη λίστα

strLogout = "true" 'αποσύνδεση

Else

strChatLine = "<B>" & strChatName & ": " & "</B>" & strChatInput

application("Timeout_" & strChatName) = dateAdd("n", application("intChatTimeOut"), Now()) 'ανανέωση χρόνου

'έλεγχος για εντολές clear, logout

If Left(strChatInput,1) = "/" Then

Select Case True

Case InStr(LCase(strChatInput),"clear") > 0

strChatBody = ""

strChatLine = "<B>" & strChatName & "</B>" & " wiped the screen"

Case (InStr(LCase(strChatInput),"/logout") = 1 Or InStr(LCase(strChatInput),"/lo") = 1)

strUsers = replace(strUsers, strChatName & "|", "")

strLogout = "true"

End Select

End If

'έλεγχος για προτιμήσεις στυλ

If strFont <> "Default" And Len(strFont) <> 0 Then

strStyle = "font-family:" & strFont & ";"

End If

If strSize <> "Default" And Len(strSize) <> 0 Then

strStyle = strStyle & "font-size:" & strSize & "pt;"

End If

If strColor <> "Default" And Len(strColor) <> 0 Then

strStyle = strStyle & "color:" & strColor & ";"

End If

'προσθήκη του κειμένου

If strLogout <> "true" And strUserConflict <> "true" Then

strChatLine = "<BR><A STYLE=""" & strStyle & """>" & strChatLine & "</A>"

strChatBody = strChatBody & strChatLine & vbCRLF

End If

End If

If strUserConflict <> "true" Then

If Len(strChatBody) > intChatBodyLength Then 'διατηρούμε τη μεταβλητή σε ελεγχόμενο μήκος

strChatBody = Right(strChatBody,intChatBodyLength)

End If

Application.Lock()

Application("strChatBody") = strChatBody

Application("strUsers") = strUsers

Application.Unlock()

ElseIf strLogin = "true" Then 'αν έχουμε σύγκρουση

Response.Redirect("chat_blank.asp?conflict=true")

End If

%>

<!--#include file="chat_style.asp"-->

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function init() {

document.mainForm.chatInput.focus();

<%If strLogin = "true" Then%>

top.bodyFrame.location.replace('chat_body.asp');

top.menuFrame.location.replace('chat_menu.asp');

<%ElseIf strLogout = "true" Then%>

top.bodyFrame.location.replace('chat_welcome.asp');

top.menuFrame.location.replace('chat_login.asp');

window.location.replace('chat_blank.asp');

<%Else%>

top.bodyFrame.location.reload();

<%End If%>

}

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY bgcolor="#d3d3d3" onLoad="init()">

<FORM name="mainForm" action="chat_input.asp" method="post">

<input type="hidden" name="font" value="<%=strFont%>">

<input type="hidden" name="color" value="<%=strColor%>">

<input type="hidden" name="size" value="<%=strSize%>">

<input type="text" name="chatInput" size="43">

<input type="submit" name="chatSubmit" value="ΑΠΟΣΤΟΛΗ">

<input type="submit" name="chatSubmit" value="ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ">

</FORM>

</BODY>

</HTML>

### chat_login.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<TITLE>Chat Room</TITLE>

<!--#include file="chat_style.asp"-->

<script language=javascript>

function init() {document.mainForm.enter.focus();}

</script>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd" onLoad="init()">

<FORM NAME="mainForm" TARGET="inputFrame" ACTION="chat_input.asp" METHOD="POST">

<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 HEIGHT="100%" WIDTH="100%">

<TR><TD VALIGN="MIDDLE" ALIGN="CENTER">

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="login" VALUE="true">

<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="enter" VALUE="ΣΥΝΔΕΣΗ"><br><br>

</TD></TR>

</TABLE>

</FORM>

</BODY>

</HTML>

### chat_menu.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<TITLE>Chat Room</TITLE>

<!--#include file="chat_style.asp"-->

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd" onUnload="remove()">

<div align=center><font face="verdana" size="2"><B><%=session("user")%></B></font></div>

Σύνδεση: <%=Time%>

<FORM NAME="mainForm" TARGET="inputFrame" ACTION="chat_input.asp" METHOD="POST">

Γραμματοσειρά:

<div align=right>

<SELECT NAME="Font" onChange="top.inputFrame.document.mainForm.Font.value=this.options[this.options.selectedIndex].text;">

<%WriteFonts%>

</SELECT></div>

<div align=right>Μέγεθος:

<SELECT NAME="Size" onChange="top.inputFrame.document.mainForm.Size.value=this.options[this.options.selectedIndex].text;">

<%WriteSizes%>

</SELECT></div>

<div align=right>Χρώμα:

<SELECT NAME="Color" onChange="top.inputFrame.document.mainForm.Color.value=this.options[this.options.selectedIndex].text;">

<%WriteColors%>

</SELECT></div>

</FORM>

<IFRAME SRC="chat_people.asp" NAME="peopleFrame" height="193" width="100%" SCROLLING="auto">

</IFRAME>

<script language=javascript>

function remove() {

window.open('chat_remove.asp', 'remove', 'width=1, height=1')

}

</script>

</BODY>

</HTML>

### chat_nav.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<TITLE>Chat Room</TITLE>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<table border="0" width="100%" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td align="center"><font size="5"><b>ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ</b></font></td>

</tr>

</table>

<!--#include file="nav2.asp"-->

</body>

</html>

### chat_people.asp

<%@ Language=VBScript %>

<%Option Explicit%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<META HTTP-EQUIV="refresh" content="4">

<TITLE>Chat Room</TITLE>

<%

Dim strUsers, arrUsers, currTimeout, i

strUsers = application("strUsers")

arrUsers = Split(strUsers,"|")

strUsers = ""

For i=0 To UBound(arrUsers)-1

currTimeout = Application("Timeout_" & arrUsers(i))

strUsers = strUsers & "<TR><TD align=center>" & "<b>" & arrUsers(i) & "</b>" & "</TD>" & vbCRLF

strUsers = strUsers & "<TD align=center>" & application("intChatTimeout") - dateDiff("n", Now(), currTimeout) & "</TD></TR>"

Next

%>

<!--#include file="chat_style.asp"-->

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#d3d3d3" TOPMARGIN=0 BOTTOMMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 RIGHTMARGIN=0 BORDER=0>

<div align="center">

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="100%" border="1" cellSpacing=0 cellPadding=0>

<TR><TD colSpan="2" align="center" style="height:21">Συνδεδεμένοι</TD></TR>

<TR><TD align="center" NOWRAP style="height:36">Όνομα</TD><TD align=center NOWRAP>Απραξία<br>(min)</TD></TR>

<%=strUsers%>

</TABLE></div>

</BODY>

</HTML>

### chat_remove.asp

<%@ Language=VBScript %>

<%Option Explicit%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<%

dim strUsers

strUsers = application("strUsers")

strUsers = replace(strUsers, session("user")&"|", "")

application.lock

application("strUsers") = strUsers

application.unLock

%>

</HEAD>

<BODY onLoad=init()>

<script language=javascript>

function init() {self.close();}

</script>

</BODY>

</HTML>

### chat_style.asp

<!--#include file="login_check.asp"-->

<%

Function WriteFonts

%>

<OPTION>Default</OPTION>

<OPTION>Arial</OPTION>

<OPTION>Book Antiqua</OPTION>

<OPTION>Bookman Old Style</OPTION>

<OPTION>Broadway</OPTION>

<OPTION>Century Gothic</OPTION>

<OPTION>Comic Sans MS</OPTION>

<OPTION>Courier</OPTION>

<OPTION>Garamond</OPTION>

<OPTION>Gill Sans MT</OPTION>

<OPTION>Haettenschweiler</OPTION>

<OPTION>Helvetica</OPTION>

<OPTION>Impact</OPTION>

<OPTION>Lucida Bright</OPTION>

<OPTION>Lucida Console</OPTION>

<OPTION>Lucida Sans</OPTION>

<OPTION>Marlett</OPTION>

<OPTION>Symbol</OPTION>

<OPTION>Tahoma</OPTION>

<OPTION>Times New Roman</OPTION>

<OPTION>Turkey Sandwich</OPTION>

<OPTION>Verdana</OPTION>

<OPTION>Westminster</OPTION>

<OPTION>Wingdings</OPTION>

<OPTION>Zapf Dingbats</OPTION>

<%

End Function

Function WriteSizes

%>

<OPTION>Default</OPTION>

<OPTION>4</OPTION>

<OPTION>6</OPTION>

<OPTION>8</OPTION>

<OPTION>10</OPTION>

<OPTION>12</OPTION>

<OPTION>14</OPTION>

<OPTION>16</OPTION>

<OPTION>18</OPTION>

<OPTION>20</OPTION>

<OPTION>22</OPTION>

<OPTION>24</OPTION>

<OPTION>26</OPTION>

<OPTION>28</OPTION>

<%

End Function

Function WriteColors

%>

<OPTION>Default</OPTION>

<OPTION>Black</OPTION>

<OPTION>Blue</OPTION>

<OPTION>Brown</OPTION>

<OPTION>Gray</OPTION>

<OPTION>Green</OPTION>

<OPTION>Khaki</OPTION>

<OPTION>Maroon</OPTION>

<OPTION>Orange</OPTION>

<OPTION>Navy</OPTION>

<OPTION>Pink</OPTION>

<OPTION>Red</OPTION>

<OPTION>Sky Blue</OPTION>

<OPTION>Yellow</OPTION>

<%

End Function

%>

<STYLE TYPE="text/css">

TD {

font-family:verdana,arial,helvetica;

font-size:10pt;

color:#000044;

}

</STYLE>

### chat_welcome.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<TITLE>Chat Room</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<table border="0" width="100%" height="100%"><tr><td valign="center">

<P><FONT size=4>Για να μπείτε στο δωμάτιο ζωντανής συνομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί "ΣΥΝΔΕΣΗ".</FONT>

<P><FONT size=4>Για να στείλετε το κείμενό σας, πληκτρολογήστε το στο αντίστοιχο πεδίο εισαγωγής κειμένου και πατήστε "Enter" ή κάντε κλικ στο κουμπί "ΑΠΟΣΤΟΛΗ".</FONT>

<P><FONT size=4>Για να βγείτε από το δωμάτιο, κάντε κλικ στο κουμπί "ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" ή πληκτρολογήστε "/logout" και πατήστε "Enter". <FONT size=4>(Η αποσύνδεσή σας γίνεται αυτόματα μετά από <%=application("intChatTimeout")%> λεπτά απραξίας στο δωμάτιο.)</FONT>

<P><FONT size=4> Για να βγείτε από το δικτυακό τόπο, κάντε κλικ στο κουμπί "ΕΞΟΔΟΣ".</FONT>

<p>

<!--#include file="exit.asp"-->

</td></tr></table>

</BODY>

</HTML>

### default.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<TITLE>ΕΙΣΟΔΟΣ</TITLE>

</HEAD>

<BODY bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<table border="0" width="92%">

<tr><td align="center"><IMG SRC="images/members_only.gif" WIDTH=131 HEIGHT=30></td></tr>

</table>

<P><FONT size="4">Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε αυτή την τοποθεσία.</FONT>

<P><FONT size="4">Για να εμφανίσετε την αίτηση εγγραφής, <A href="request.htm" onmouseout="style.color='#0000cd'" onmouseover="style.color='#0000ff'">κάντε κλικ εδώ.</FONT></A>

<P><FONT size="4">Για να μπορέσετε να περιηγηθείτε σε αυτή την τοποθεσία, θα πρέπει, στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (π.χ. Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator), να είναι ενεργοποιημένη η αποδοχή των cookies για κάθε περίοδο λειτουργίας (per-session cookies). Tα cookies αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία απομακρύνονται από το σκληρό σας δίσκο, όταν τελειώσει η περιήγησή σας.</FONT>

<P><FONT size="4">Αν είστε μέλος, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και κάντε κλικ στο κουμπί "ΥΠΟΒΟΛΗ".</FONT>

<P>

<TABLE border="0" width="70%"><TR><TD align="center">

<FORM action="init.asp" id="form1" method="post" name="form1">

<TABLE border="0" cellPadding="3" cellSpacing="3">

<TR>

<TD nowrap align="right"><FONT face="verdana" size="4pt">Όνομα χρήστη:</FONT></TD>

<TD><FONT size="4"><INPUT name="username"></FONT></TD></TR>

<TR>

<TD nowrap align="right"><FONT face="verdana" size="4">Κωδικός πρόσβασης:</FONT></TD>

<TD><INPUT name="pass" type="password"></TD></TR>

<TR>

<TD></TD>

<TD align="center"><INPUT name="submit1" type="submit" value="ΥΠΟΒΟΛΗ"></TD></TR>

</TABLE>

</FORM>

</TD></TR></TABLE>

</BODY>

</HTML>

### discussion.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΣΥΖΗΤΗΣΗ</title>

<FRAMESET rows="90,*" FRAMESPACING="1" FRAMEBORDER="yes">

<FRAME SRC="discussion_nav.asp" NAME="banner" SCROLLING="no">

<FRAMESET COLS="50%,50%">

<FRAME SRC="discussion_post.asp" NAME="contents" target="article">

<FRAME NAME="article" src="discussion_welc.asp">

</FRAMESET>

</head>

<BODY>

</BODY>

</html>

### discussion_ahdr.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>Included Article Header for discussion</title>

</head>

<body bgColor="#d3d3d3" link="#0000cd">

<div align="center">

<table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0"><tr>

<td><a name="disabled" target="contents" webbot-href="--WEBBOT-REPLY--"><font size="2">ΑΠΑΝΤΗΣΗ</font></a></td>

<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>

<td><a name="disabled" webbot-href="--WEBBOT-NEXT--"><font size="2">ΕΠΟΜΕΝΟ</font></a></td>

<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>

<td><a name="disabled" webbot-href="--WEBBOT-PREV--"><font size="2">ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ</font></a></td>

<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>

<td><a name="disabled" webbot-href="--WEBBOT-UP--"><font size="2">ΠΑΝΩ</font></a></td></tr>

</table>

</div>

</body>

</html>

### discussion_nav.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΠΛΟΗΓΗΣΗ</title>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<table border="0" width="100%" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td align="center"><font size="5"><b>ΣΥΖΗΤΗΣΗ</b></font></td>

</tr>

</table>

<!--#include file="nav2.asp"-->

<div align="center">

<table width="44%" border="0" cellSpacing="2" cellPadding="1" bgcolor="#d3d3d3">

<tr>

<td align="center" bgcolor="#e5e9f9" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="discussion_toc.htm" target="contents" style="text-decoration:none" webbot-href="--WEBBOT-TOC-discussion_toc.htm--" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</font></a></td>

<td align="center" bgcolor="#e5e9f9" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="discussion_post.asp" target="contents" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΑΠΟΣΤΟΛΗ&nbspΑΡΘΡΟΥ</font></a></td></tr>

</table>

</div>

</body>

</html>

### discussion_post.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟΥ</title>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<form method="POST" action="_vti_bin/shtml.dll/discussion_post.htm" webbot-action="--WEBBOT-SELF--">

<!--webbot bot="Discussion" startspan

s-dir-name="discussion"

s-article-format="HTML/BR"

u-header-url="discussion_ahdr.htm"

b-make-toc="FALSE"

s-toc-fields="Subject,From,Date"

b-label-fields="TRUE"

b-reverse-chronology="TRUE"

u-confirmation-url="discussion_toc.htm"

s-builtin-fields="Date Time"

u-style-url="discussion_ahdr.htm"-->

<input TYPE="hidden" NAME="VTI-GROUP" VALUE="0">

<!--webbot bot="Discussion" endspan i-checksum="0" -->

<p>

<strong>Θέμα:</strong><br>

<input name="Subject" size="45">

<input name="From" type="hidden" value="<%=session("user")%>"><br>

<strong>Σχόλια:</strong><br>

<TEXTAREA cols="43" name="Comments" rows="11"></TEXTAREA><br><br>

<input type="submit" value="ΑΠΟΣΤΟΛΗ">&nbsp;&nbsp;

<input type="reset" value="ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ">

</form>

</body>

</html>

### discussion_post.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟΥ</title>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<form method="POST" action="_vti_bin/shtml.dll/discussion_post.htm" webbot-action="--WEBBOT-SELF--">

<!--webbot bot="Discussion" startspan

s-dir-name="discussion"

s-article-format="HTML/BR"

u-header-url="discussion_ahdr.htm"

b-make-toc="FALSE"

s-toc-fields="Subject,From,Date"

b-label-fields="TRUE"

b-reverse-chronology="TRUE"

u-confirmation-url="discussion_toc.htm"

s-builtin-fields="Date Time"

u-style-url="discussion_ahdr.htm"-->

<input TYPE="hidden" NAME="VTI-GROUP" VALUE="0">

<!--webbot bot="Discussion" endspan i-checksum="0" -->

<p>

<strong>Θέμα:</strong><br>

<input name="Subject" size="44"><br>

<strong>Από:</strong><br>

<input name="From" size="44"><br>

<strong>Σχόλια:</strong><br>

<TEXTAREA cols="43" name="Comments" rows="11"></TEXTAREA><br><br>

<input type="submit" value="ΑΠΟΣΤΟΛΗ">&nbsp;&nbsp;

<input type="reset" value="ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΩΝ">

</form>

</body>

</html>

### discussion_toc.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<meta http-equiv="Expires" content="0">

<title>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</title>

<base target="article">

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<!--webbot bot="Include" tag="BODY" u-include="discussion/tocproto.htm" startspan -->

<dl>

</dl>

<!--webbot bot="Include" endspan i-checksum="0" -->

</body>

</html>

### discussion_welc.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ</title>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<table border="0" width="100%" height="100%"><tr><td valign="middle">

<FONT size=4>Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να δείτε τα άρθρα&nbsp;των μελών

και να δημοσιεύσετε το δικό σας άρθρο.</FONT>

<P><FONT size=4>Για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα, κάντε κλικ στο κουμπί

"ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ".</FONT>

<P><FONT size=4>Για να εμφανίσετε κάποιο άρθρο, κάντε κλικ στον τίτλο

του.</FONT>

<P><FONT size=4>Για να εμφανίσετε τη φόρμα αποστολής άρθρου, κάντε κλικ στο

κουμπί "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ".</FONT></td></tr></table>

</body>

</html>

### discussion/tocproto.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</title>

</head>

<body>

<dl>

<!--webbot BOT="FormInsertHere"

DESCR="The FrontPage FormInsertHere Component indicates the point in an HTML file where you want a default, Registration, or Discussion Component to insert new results." startspan

--><!--webbot bot="FormInsertHere" endspan i-checksum="0"

-->

</dl>

</body>

</html>

### exit.asp

<!--#include file="login_check.asp"-->

<p>

<div align="center">

<form align="center" method="post" target="_top" action="abandon.asp">

<input type="submit" value="ΕΞΟΔΟΣ">

</div>

### global.asa

<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>

Sub Application_OnStart

application("connection1_connectionString") = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=\inetpub\dl.mdb;Mode=Share Deny None;Extended Properties="""";Persist Security Info=False;Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="""";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False;User Id=Admin;PASSWORD=;"

application("connection1_connectionTimeout") = 15

application("connection1_commandTimeout") = 30

application("connection1_cursorLocation") = 3

application("connection1_runtimeUserName") = "Admin"

application("connection1_runtimePassword") = ""

End Sub

Sub Session_OnEnd

session("end")=now()

set cn = server.createObject("adodb.connection")

set cm = server.createObject("adodb.command")

cn.open application("connection1_connectionString")

cm.activeConnection = cn

cm.commandType = 1

cm.commandText="UPDATE VISIT_STATISTICS SET ΕΞΟΔΟΣ='"&session("end")&"' WHERE ΧΡΗΣΤΗΣ='"&session("user")&"' AND ΕΙΣΟΔΟΣ='"&session("start")&"'"

cm.execute

cn.close

set cn=nothing

set cm=nothing

End Sub

</SCRIPT>

### init.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΕΛΕΓΧΟΣ</title>

</HEAD>

<BODY bgcolor="#d3d3d3">

<%

session("login")=false

session("user")=request.form("username")

pass=request.form("pass")

if session("user")<>"" and pass<>"" then

set cn = server.createObject("adodb.connection")

set cm = server.createObject("adodb.command")

set rs = server.createObject("adodb.recordset")

cn.open application("connection1_connectionString")

cm.activeConnection = cn

cm.commandType = 1

cm.commandText="SELECT ΕΓΚΡΙΣΗ FROM APPLICATIONS WHERE ΧΡΗΣΤΗΣ='"&session("user")&"' AND ΚΩΔΙΚΟΣ='"&pass&"'"

set rs=cm.execute

if not rs.eof then

if rs(0) then

session("login")=true

else

%>

<table border="0" width="100%" height="100%"><tr>

<td valign="center"><font size="4">Τα στοιχεία που πληκτρολογήσατε δεν αντιστοιχούν σε εγγεγραμμένο χρήστη.

<p>Για να επιστρέψετε στη σελίδα εισόδου, κάντε κλικ στο κουμπί <FONT face="verdana">"Back" </FONT>της γραμμής εργαλείων ή πατήστε το πλήκτρο <FONT face="verdana">"Backspace".</FONT></font></td></tr>

</table>

<%

end if

else

%>

<table border="0" width="100%" height="100%"><tr>

<td valign="center"><font size="4">Τα στοιχεία που πληκτρολογήσατε δεν αντιστοιχούν σε εγγεγραμμένο χρήστη.

<p>Για να επιστρέψετε στη σελίδα εισόδου, κάντε κλικ στο κουμπί <FONT face="verdana">"Back" </FONT>της γραμμής εργαλείων ή πατήστε το πλήκτρο <FONT face="verdana">"Backspace".</FONT></font></td></tr>

</table>

<%

end if

else

response.redirect "default.asp"

end if

if session("login") then

session("timeout")=20

application("intChatTimeout")=20

application("intChatBodyLength")=3000

session("question_timeout")=10

session.timeout=session("timeout")

session("start")=now

session("ip")=request.ServerVariables("remote_addr")

session("browser")=request.ServerVariables("http_user_agent")

cm.commandText="INSERT INTO VISIT_STATISTICS (ΧΡΗΣΤΗΣ,ΕΙΣΟΔΟΣ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_IP,ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗΣ,ΕΞΟΔΟΣ) VALUES ('"&session("user")&"','"&session("start")&"','"&session("ip")&"','"&session("browser")&"','_')"

cm.execute

'ακολουθούν αρχικοποιήσεις για τα τεστ

cm.commandText="SELECT MAX(TEST) FROM TESTS"

rs=cm.execute

y=rs(0)

session("num_of_tests")=y

dim a,b,ar,p,current,total,answered,grade

redim ar(y),p(y),current(y),total(y),answered(y),grade(y)

for n=1 to y

cm.CommandText="SELECT COUNT(*) FROM TESTS WHERE TEST="&n

set rs=cm.execute

total(n)=rs(0)

'αναδιάταξη ερωτήσεων

redim a(total(n)-1),b(total(n)-1)

cm.commandText="SELECT ID FROM TESTS WHERE TEST="&n

set rs=cm.execute

for i=0 to total(n)-1

a(i)=rs(0)

rs.moveNext

next

randomize

for i=0 to total(n)-1

k=ubound(a)

r=int(rnd*(k+1))

b(i)=a(r)

if r<k then

for j=r to k-1

a(j)=a(j+1)

next

end if

redim preserve a(k-1)

next

ar(n)=b  'ο ar είναι ο πίνακας των πινάκων των id των ερωτήσεων των τεστ

next

rs.close

cn.close

set rs=nothing

set cn=nothing

set cm=nothing

for n=1 to y

grade(n)=0

p(n)=0

answered(n)=0

if total(n)<>0 then current(n)=ar(n)(0) end if

next

session("total")=total

session("grade")=grade

session("p")=p

session("answered")=answered

session("current")=current

session("ar")=ar

response.redirect "welcome.asp"

end if

%>

</BODY>

</HTML>

### login_check.asp

<%

if session("login")<>true then

response.redirect "default.asp"

end if

response.expiresAbsolute=now()-1

response.expires=0

response.cacheControl="no-cache"

%>

### nav.asp

<!--#include file="login_check.asp"-->

<table border="0" width="100%" cellSpacing="9" cellPadding="1">

<tr>

<td width="20%" bgcolor="#e5e9f9" align="center" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="welcome.asp" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">AΡΧΙΚΗ&nbspΣΕΛΙΔΑ</font></a></td>

<td width="20%" bgcolor="#e5e9f9" align="center" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="subject.asp" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΜΑΘΗΜΑ</font></a></td>

<td width="20%" bgcolor="#e5e9f9" align="center" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="test_links.asp" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΤΕΣΤ</font></a></td>

<td width="20%" bgcolor="#e5e9f9" align="center" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="discussion.asp" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΣΥΖΗΤΗΣΗ</font></a></td>

<td width="20%" bgcolor="#e5e9f9" align="center" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="statistics.asp" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ</font></a></td>

</tr>

</table>

### nav2.asp

<!--#include file="login_check.asp"-->

<table border="0" width="100%" cellSpacing="2" cellPadding="1">

<tr>

<td width="20%" bgcolor="#e5e9f9" align="center" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="welcome.asp" target="_top" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">AΡΧΙΚΗ&nbspΣΕΛΙΔΑ</font></a></td>

<td width="20%" bgcolor="#e5e9f9" align="center" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="subject.asp" target="_top" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΜΑΘΗΜΑ</font></a></td>

<td width="20%" bgcolor="#e5e9f9" align="center" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="test_links.asp" target="_top" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΤΕΣΤ</font></a></td>

<td width="20%" bgcolor="#e5e9f9" align="center" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="discussion.asp" target="_top" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΣΥΖΗΤΗΣΗ</font></a></td>

<td width="20%" bgcolor="#e5e9f9" align="center" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="statistics.asp" target="_top" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ</font></a></td>

</tr>

</table>

### request.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<TITLE>ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ</TITLE>

</HEAD>

<BODY bgcolor="#d3d3d3">

<DIV ALIGN="center">

<FORM action="request_check.asp" id="form1" method="post" name="form1">

<TABLE border="0" cellPadding="4" cellSpacing="0">

<TR>

<TD colspan="2" align="center"><FONT size="4">ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ</FONT></TD></TR>

<TR>

<TD colspan="2" align="center"><FONT color="#0000cd" size="4">Τα πεδία με μπλε αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά.</FONT></TD>

<TR>

<TD nowrap><P align="right"><FONT size="4"><FONT color="#0000ff">*</FONT>΄Ονομα χρήστη:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="user" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD nowrap><P align="right"><FONT size="4"><FONT color="#0000ff">*</FONT>Kωδικός πρόσβασης:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="pass1" type="password" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD nowrap><P align="right"><FONT size="4"><FONT color="#0000ff">*</FONT>Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="pass2" type="password" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD><P align="right"><FONT size="4"><FONT color="#0000ff">*</FONT>Επώνυμο:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="epw" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD><P align="right"><FONT size="4"><FONT color=#0000ff>*</FONT>΄Ονομα:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name=ono style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD><P align="right"><FONT size="4"><FONT color="#0000ff">*</FONT>Πατρώνυμο:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="pat" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD><P align="right"><FONT size="4"><FONT color="#0000ff">*</FONT>Σχολή:</FONT></P></TD>

<TD>

<SELECT name="tmi">

<OPTION selected>Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &amp; Μηχανικών Υπολογιστών</OPTION>

<OPTION>Πολιτικών Μηχανικών</OPTION>

<OPTION>Μηχανολόγων Μηχανικών</OPTION>

<OPTION>Αρχιτεκτόνων Μηχανικών</OPTION>

<OPTION>Χημικών Μηχανικών</OPTION>

<OPTION>Αγρονόμων &amp; Τοπογράφων Μηχανικών</OPTION>

<OPTION>Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών</OPTION>

<OPTION>Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών</OPTION>

<OPTION>Εφαρμοσμένων Μαθηματικών &amp; Φυσικών Επιστημών</OPTION>

</SELECT></TD></TR>

<TR>

<TD><P align="right"><FONT size="4"><FONT color="#0000ff">*</FONT>Εξάμηνο:</FONT></P></TD>

<TD>

<SELECT name="exa">

<OPTION>1ο</OPTION>

<OPTION>2ο</OPTION>

<OPTION>3ο</OPTION>

<OPTION>4ο</OPTION>

<OPTION selected>5ο</OPTION>

<OPTION>6ο</OPTION>

<OPTION>7ο</OPTION>

<OPTION>8ο</OPTION>

<OPTION>9ο</OPTION>

<OPTION>10ο</OPTION>

</SELECT></TD></TR>

<TR>

<TD nowrap><P align="right"><FONT size="4"><FONT color="#0000ff">*</FONT>Αριθμός Μητρώου:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="arm" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD><P align="right"><FONT size="4"><FONT color="#0000ff">*</FONT>Διεύθυνση e-mail:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="email" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD nowrap><P align="right"><FONT size="4">Αριθμός τηλεφώνου:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="tel" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD nowrap><P align="right"><FONT size="4">Αριθμός φαξ:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="fax" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD nowrap><P align="right"><FONT size="4">Οδός:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="odos" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD nowrap><P align="right"><FONT size="4">Αριθμός:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="number" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD><P align="right"><FONT size="4">Πόλη:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="poli" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD><P align="right"><FONT size="4">Περιοχή:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="area" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD nowrap><P align="right"><FONT size="4">Ταχυδρομικός κώδικας:</FONT></P></TD>

<TD><INPUT name="code" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

<TR>

<TD></TD>

<TD><INPUT name="submit1" type="submit" value="ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ" style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 210px"></TD></TR>

</TABLE>

</FORM>

</DIV>

</BODY>

</HTML>

### request_check.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<TITLE>ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ</TITLE>

</HEAD>

<BODY bgcolor="#d3d3d3">

<%

user=request.form("user")

pass1=request.form("pass1")

pass2=request.form("pass2")

ono=request.form("ono")

epw=request.form("epw")

pat=request.form("pat")

tmi=request.form("tmi")

exa=request.form("exa")

arm=request.form("arm")

email=request.form("email")

tel=request.form("tel")

fax=request.form("fax")

odos=request.form("odos")

number=request.form("number")

poli=request.form("poli")

area=request.form("area")

code=request.form("code")

valid=true

set cn = server.createObject("adodb.connection")

set cm = server.createObject("adodb.command")

set rs = server.createObject("adodb.recordset")

cn.open application("connection1_connectionString")

cm.activeConnection = cn

cm.commandType = 1

cm.commandText="SELECT * FROM APPLICATIONS WHERE (ΧΡΗΣΤΗΣ='"&user&"')"

set rs=cm.execute

if not rs.eof then

valid=false

%>

<script language="javascript"><!--

alert("Το όνομα χρήστη που πληκτρολογήσατε υπάρχει ήδη. Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό όνομα χρήστη.");

//--></script>

<%

end if

rs.close

set rs=nothing

if user="" or pass1="" or pass2="" or epw="" or ono="" or pat="" or arm="" or email="" then

valid=false

%>

<script language="javascript"><!--

alert("Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.");

//--></script>

<%

end if

if pass1<>"" then

if pass1<>pass2 then

valid=false

%>

<script language="javascript"><!--

alert("Ο κωδικός πρόσβασής σας δεν επιβεβαιώθηκε κατά τη δεύτερη πληκτρολόγηση. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό σας.");

//--></script>

<%

end if

end if

if email<>"" then

if instr(email,"@")="0" or instr(email,".")="0" or instr(email," ")<>"0" or len(email)<7 then

valid=false

%>

<script language="javascript"><!--

alert("Η διεύθυνση e-mail που πληκτρολογήσατε δεν είναι έγκυρη.");

//--></script>

<%

end if

end if

y=year(now)

m=month(now)

mn=monthName(m)

d=day(now)

if valid then

cm.commandText="INSERT INTO APPLICATIONS (ΧΡΗΣΤΗΣ,ΚΩΔΙΚΟΣ,ΟΝΟΜΑ,ΕΠΩΝΥΜΟ,ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ,ΣΧΟΛΗ,ΕΞΑΜΗΝΟ,ΑΡ_ΜΗΤΡ,EMAIL,ΤΗΛΕΦΩΝΟ,FAX,ΟΔΟΣ,ΑΡΙΘΜΟΣ,ΠΟΛΗ,ΠΕΡΙΟΧΗ,ΤΑΧ_ΚΩΔ,ΕΤΟΣ,ΜΗΝΑΣ,ΜΕΡΑ) VALUES('"&user&"','"&pass2&"','"&ono&"','"&epw&"','"&pat&"','"&tmi&"','"&exa&"','"&arm&"','"&email&"','"&tel&"','"&fax&"','"&odos&"','"&number&"','"&poli&"','"&area&"','"&code&"','"&y&"','"&mn&"','"&d&"')"

cm.execute

%>

<table border="0" width="100%" height="100%"><tr>

<td align="center" valign="middle">

<FONT face="verdana" size="4">Η αίτησή σας έχει υποβληθεί.</FONT></td></tr>

</table>

<%

else

%>

<table border="0" width="100%" height="100%"><tr>

<td valign="middle"><FONT size="4">

Για να επιστρέψετε στην αίτηση εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί

<FONT face="verdana">"Back"</FONT> της γραμμής εργαλείων ή πατήστε το πλήκτρο

<FONT face="verdana">"Backspace"</FONT>.</td></tr>

</table>

<%

end if

cn.close

set cn=nothing

set cm=nothing

%>

</BODY>

</HTML>

### statistics.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ</title>

<FRAMESET rows="90,*" FRAMESPACING="0" FRAMEBORDER="no">

<FRAME SRC="statistics_nav.asp" NAME="nav" SCROLLING="no">

<FRAME SRC="statistics1.asp" NAME="main">

</FRAMESET>

</head>

<BODY>

</BODY>

</html>

### statistics_nav.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΠΛΟΗΓΗΣΗ</title>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<table border="0" width="100%" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td align="center"><font size="5"><b>ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ</b></font></td>

</tr>

</table>

<!--#include file="nav2.asp"-->

<div align="center">

<table width="65%" border="0" cellSpacing="2" cellPadding="1" bgcolor="#d3d3d3">

<tr>

<td align="center" bgcolor="#e5e9f9" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="statistics1.asp"target="main" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ</font></a></td>

<td align="center" bgcolor="#e5e9f9" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><a href="statistics2.asp" target="main" style="text-decoration:none" onmouseover="style.color='#ffffff'" onmouseout="style.color='#0000cd'"><font face="verdana" size="2">ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΣΤ</font></a></td></tr>

</table>

</div>

</body>

</html>

### statistics1.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<meta http-equiv="expires" content="0">

<title>ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ</title>

<%

set cn = server.createObject("adodb.connection")

set cm = server.createObject("adodb.command")

set rs = server.createObject("adodb.recordset")

cn.open application("connection1_connectionString")

cm.activeConnection = cn

cm.commandType = 1

%>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<center>

<table border="1" cellPadding="3" bgcolor="#EFF3FF">

<tr>

<th colSpan="4" bgcolor="#6699ff" style="color:#FFFFFF; font-family:arial">

Επισκέψεις του <%=session("user")%> σε αυτή την τοποθεσία</th></tr>

<tr>

<th bgcolor="#87ceeb" style="color:#FFFFFF; font-family:arial">ΕΙΣΟΔΟΣ</th>

<th bgcolor="#87ceeb" style="color:#FFFFFF; font-family:arial">ΕΞΟΔΟΣ</th>

<th bgcolor="#87ceeb" style="color:#FFFFFF; font-family:arial">&nbsp;ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ&nbsp;</th>

<th bgcolor="#87ceeb" style="color:#FFFFFF; font-family:arial">&nbsp;ΔΙΕΥΘYNΣΗ&nbsp;IP&nbsp;</th></tr>

<%

cm.commandText="SELECT * FROM VISIT_STATISTICS WHERE ΧΡΗΣΤΗΣ='" & session("user") & "'" & "ORDER BY ΕΙΣΟΔΟΣ"

set rs=cm.execute

while not rs.eof

%>

<tr>

<td width="160px" align="center"><%=rs(1)%></td>

<td width="160px" align="center"><%=rs(2)%></td>

<td align="center"><%=rs(4)%></td>

<td width="140px"align="center"><%=rs(3)%></td></tr>

<%

rs.moveNext

wend

%>

</table>

</center>

<%

rs.close

cn.close

set rs=nothing

set cn=nothing

set cm=nothing

%>

<!--#include file="exit.asp"-->

</body>

</html>

### statistics2.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<meta http-equiv="expires" content="0">

<title>ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ</title>

<%

set cn = server.createObject("adodb.connection")

set cm = server.createObject("adodb.command")

set rs = server.createObject("adodb.recordset")

cn.open application("connection1_connectionString")

cm.activeConnection = cn

cm.commandType = 1

%>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<center>

<table width="95%" border="1" cellPadding="4" bgcolor="#efefff">

<tr>

<th colSpan="3" bgcolor="#aaaacc" style="color:#FFFFFF; font-family:arial">

Επιδόσεις του <%=session("user")%> στα τεστ</th></tr>

<%

cm.commandText="SELECT ΒΑΘΜΟΣ,ΣΥΝΟΛΟ,ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,ΤΕΣΤ FROM TEST_STATISTICS WHERE (ΧΡΗΣΤΗΣ='"&session("user")&"')"&"ORDER BY ΤΕΣΤ,ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ"

set rs=cm.execute

while not rs.eof

%>

<tr>

<td width="13%" align="center"><font face="arial">ΤΕΣΤ <strong><%=rs(3)%></strong></font></td>

<td width="33%" align="center"><font face="arial"><%=rs(2)%></font></td>

<td width="54%" align="center"><font face="arial">

Απαντήσατε σωστά &nbsp;<strong><%=rs(0)%></strong> από <strong><%=rs(1)%></strong> ερωτήσεις</font></td>

</tr>

<%

rs.moveNext

wend

%>

</table>

</center>

<%

rs.close

cn.close

set rs=nothing

set cn=nothing

set cm=nothing

%>

<!--#include file="exit.asp"-->

</body>

</html>

### subject.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΜΑΘΗΜΑ</title>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<table border="0" width="100%" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td align="center"><font size="5"><b>ΜΑΘΗΜΑ</b></font></td>

</tr>

</table>

<!--#include file="nav.asp"-->

<!--#include file="exit.asp"-->

</body>

</html>

### test_answer.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</title>

<SCRIPT Language="JavaScript"><!--

window.history.forward();

timeout=2;

function startTimer(){

timeout--;

if (timeout==0) {location.replace("test_questiona.asp")}

setTimeout("startTimer()",1000);

}

//--></SCRIPT>

</head>

<body bgcolor="#D3D3D3" link="#0000cd" vlink="#0000cd" onLoad="startTimer()">

<table border="0" width="100%" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td align="center"><font size="5"><b>ΤΕΣΤ</b></font></td>

</tr>

</table>

<!--#include file="nav.asp"-->

<P>

<%

z=session("test_id")

y=session("num_of_tests")

dim p,answered,grade,x

redim p(y),answered(y),grade(y)

grade=session("grade")

answered=session("answered")

p=session("p")

x=request.form("ra")

if x=session("right") then

response.write "<STRONG>" & "Σωστά." & "</STRONG>"

if p(z)>answered(z) then

grade(z)=grade(z)+1

end if

else

if instr(session("right"),".jpg")<>"0" or instr(session("right"),".gif")<>"0" then%>

<img src=images/<%=session("right")%>

<%

else

response.write "<STRONG>" & session("right") & "</STRONG>"

end if

end if

answered(z)=p(z)

session("grade")=grade

session("answered")=answered

%>

</body>

</html>

### test_init.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<%

session("test_id")=request.queryString("test_id")

q=session("test_id")

if session("total")(q)=0 then

response.redirect "test_links.asp"

else

response.redirect "test_questiona.asp"

end if

%>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

### test_links.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΤΕΣΤ</title>

<%

y=session("num_of_tests")

dim total

redim total(y)

total=session("total")

%>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<table border="0" width="100%" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td align="center"><font size="5"><b>ΤΕΣΤ</b></font></td>

</tr>

</table>

<!--#include file="nav.asp"-->

<p>

<table border="0" width="100%" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td align="center"><font size="4">ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΤ</font></td>

</tr>

</table>

<p>

<div align="center">

<table border="0" cellPadding="0" width="100%" cellSpacing="0">

<tr>

<td width="120" align="center" valign="top" bgcolor="#d3d3d3">

<table border="0" cellPadding="6" cellSpacing="0">

<%

for i=1 to y

if total(i)=1 then

%>

<tr><td align="center" bgcolor="#e5e9f9" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><A href="test_init.asp?test_id=<%=i%>" style="text-decoration:none" onmouseout="style.color='#0000cd'" onmouseover="style.color='ffffff'"><font face="arial" size="2">ΤΕΣΤ <%=i%><br>(<%=total(i)%> ερώτηση)</font></A></td></tr>

<tr><td height="9"></td></tr>

<%

else

%>

<tr><td align="center" bgcolor="#e5e9f9" onmouseover="style.backgroundColor='#bbccdd'" onmouseout="style.backgroundColor='#e5e9f9'"><A href="test_init.asp?test_id=<%=i%>" style="text-decoration:none" onmouseout="style.color='#0000cd'" onmouseover="style.color='ffffff'"><font face="arial" size="2">ΤΕΣΤ <%=i%><br>(<%=total(i)%> ερωτήσεις)</font></A></td></tr>

<tr><td height="9"></td></tr>

<%

end if

next

%>

</table>

</td>

<td width="7"></td>

<td valign="top">

<P><font size="4">Κάθε ερώτηση εμφανίζεται για  <%=session("question_timeout")%> δευτερόλεπτα. Στο χρόνο αυτό πρέπει να επιλέξετε και να υποβάλετε μία από τις απαντήσεις.</font>

<P><font size="4">Επιλέγετε την απάντησή σας κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κυκλικό κουμπί και υποβάλλετε την απάντησή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί "ΥΠΟΒΟΛΗ".</font>

<P><font size="4">Κάθε φορά που ολοκληρώνετε ένα τεστ, η επίδοσή σας αποθηκεύεται. Οι αποθηκευμένες επιδόσεις σας εμφανίζονται στην ενότητα "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚA".</font>

<P><font size="4">Κάθε φορά που επιστρέφετε σε ένα τεστ που δεν έχετε ολοκληρώσει, το τεστ συνεχίζεται με τις υπόλοιπες ερωτήσεις.</font>

<P><font size="4">Ξεκινήστε ένα από τα τεστ που εμφανίζονται αριστερά, κάνοντας κλικ στο όνομά του.</font></td></tr>

</table>

</div>

<!--#include file="exit.asp"-->

</body>

</html>

### test_question.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΕΡΩΤΗΣΗ</title>

<SCRIPT Language="JavaScript"><!--

window.history.forward();

timeout=10;

timeout++;

function startTimer(){

timeout--;

document.form1.clock.value=timeout;

if (timeout==0) {location.replace("test_answer.asp")}

setTimeout("startTimer()",1000);

}

//--></SCRIPT>

</head>

<body onLoad="startTimer()" bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd" onUnload="location.replace('test_answer.asp')">

<table border="0" width="100%" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td align="center"><font size="5"><b>ΤΕΣΤ</b></font></td>

</tr>

</table>

<!--#include file="nav.asp"-->

<%

z=session("test_id")

y=session("num_of_tests")

dim p

redim p(y)

p=session("p")

%>

<table border="0" align="left" cellPadding="10">

<%

if session("img")<>empty then

%>

<tr><td colSpan="2"><img src="images/<%=session("img")%>"></td></tr>

<%end if%>

<form action="test_answer.asp" id="form1" method="post" name="form1">

<tr><td colSpan="2"><FONT><STRONG><%=p(z)&") "&session("question")%></STRONG></FONT></td></tr>

<%

if instr(session("right"),".jpg")<>"0" or instr(session("right"),".gif")<>"0" then

for i=0 to session("num")%>

<tr><td><input name="ra" type="radio" value="<%=session("arr")(i)%>"></td><td><img src=images/<%=session("arr")(i)%>></td></tr>

<%

next

else

for i=0 to session("num")%>

<tr><td><input name="ra" type="radio" value="<%=session("arr")(i)%>"><%=session("arr")(i)%></td></tr>

<%

next

end if

%>

<tr><td colSpan="2">Απομένουν&nbsp; <input name="clock" size="1"> δευτερόλεπτα.

<input name="submit" type="submit" value="ΥΠΟΒΟΛΗ"></td></tr>

</table>

</form>

</body>

</html>

### test_questiona.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<%

z=session("test_id")

y=session("num_of_tests")

dim ar,p,current,total,a,b

redim ar(y),p(y),current(y),total(y),answered(y),grade(y)

total=session("total")

current=session("current")

p=session("p")

ar=session("ar")

if p(z)=total(z) then

response.redirect "test_resulta.asp"

else

set cn = server.createObject("adodb.connection")

set cm = server.createObject("adodb.command")

set rs = server.createObject("adodb.recordset")

cn.open application("connection1_connectionString")

cm.activeConnection = cn

cm.commandType = 1

cm.commandText="SELECT COUNT(*) FROM WRONG_ANSWERS WHERE ID="&current(z)

set rs=cm.execute

num=rs(0)

redim a(num),b(num)

cm.commandText="SELECT * FROM TESTS WHERE ID="&current(z)

set rs=cm.execute

session("question")=rs(1)

a(0)=rs(2)

session("right")=rs(2)

session("img")=rs(4)

cm.commandText="SELECT * FROM WRONG_ANSWERS WHERE ID="&current(z)

set rs=cm.execute

p(z)=p(z)+1

if p(z)<>total(z) then

current(z)=ar(z)(p(z))

end if

end if

'οι απαντήσεις στον πίνακα α

i=1

while not rs.eof

a(i)=rs(1)

i=i+1

rs.moveNext

wend

'ανακάτεμα απαντήσεων

randomize

for i=0 to num

k=ubound(a)

r=int(rnd*(k+1))

b(i)=a(r)

if r<k then

for j=r to k-1

a(j)=a(j+1)

next

end if

redim preserve a(k-1)

next

session("arr")=b

rs.close

cn.close

set cn=nothing

set cm=nothing

set rs=nothing

session("num")=num

session("current")=current

session("p")=p

response.redirect("test_question.asp")

%>

</head>

<body>

</body>

</html>

### test_result.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΤΕΣΤ</title>

</head>

<body bgcolor="#d3d3d3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<table border="0" width="100%" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td align="center"><font size="5"><b>ΤΕΣΤ</b></font></td>

</tr>

</table>

<!--#include file="nav.asp"-->

<%

z=session("test_id")

y=session("num_of_tests")

dim ar,p,current,total,answered,grade,a,b

redim ar(y),p(y),current(y),total(y),answered(y),grade(y)

total=session("total")

grade=session("grade")

p=session("p")

answered=session("answered")

current=session("current")

ar=session("ar")

%>

<P><STRONG>Το τεστ ολοκληρώθηκε.</STRONG>

<P><STRONG>Απαντήσατε σωστά <%=session("test_grade")%> από <%=total(z)%> ερωτήσεις.</STRONG>

<%

'αναδιάταξη ερωτήσεων

redim a(total(z)-1),b(total(z)-1)

a=ar(z)

randomize

for i=0 to total(z)-1

k=ubound(a)

r=int(rnd*(k+1))

b(i)=a(r)

if r<k then

for j=r to k-1

a(j)=a(j+1)

next

end if

redim preserve a(k-1)

next

ar(z)=b

current(z)=b(0)

p(z)=0

grade(z)=0

answered(z)=0

session("total")=total

session("grade")=grade

session("p")=p

session("answered")=answered

session("current")=current

session("ar")=ar

%>

<!--#include file="exit.asp"-->

</body>

</html>

### test_resulta.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<%

z=session("test_id")

y=session("num_of_tests")

dim total,grade

redim total(y),grade(y)

total=session("total")

grade=session("grade")

if total(z)<>0 then

set cn = server.createObject("adodb.connection")

set cm = server.createObject("adodb.command")

cn.open application("connection1_connectionString")

cm.activeConnection = cn

cm.commandType = 1

cm.commandText="INSERT INTO TEST_STATISTICS(ΧΡΗΣΤΗΣ,ΤΕΣΤ,ΒΑΘΜΟΣ,ΣΥΝΟΛΟ,ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) VALUES('"&session("user")&"','"&z&"','"&grade(z)&"','"&total(z)&"','"&now&"')"

cm.execute

cn.close

set cn=nothing

set cm=nothing

session("test_grade")=grade(z)

response.redirect "test_result.asp"

end if

%>

</head>

<body>

</body>

</html>

### welcome.asp

<%@ Language=VBScript %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

<head>

<!--#include file="login_check.asp"-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">

<title>ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</title>

</head>

<body bgcolor="#D3D3D3" link="#0000cd" vlink="#0000cd">

<div align=center>

<table bgcolor="#e5e9f9" border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td rowSpan="3"><IMG border="0" src="images/pyrforos3d.gif"></td>

<td align="center"><font size="4" color="#000000">Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο</font></td></tr>

<tr>

<td align="center"><font size="4" color="#000000">Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &amp; Μηχανικών Υπολογιστών</font></td></tr>

<tr>

<td align="center"><font size="4" color="#000000">Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών&nbsp</font></td></tr>

</table>

</div>

<p><!--#include file="nav.asp"--><p>

<table border="0" width="100%" cellSpacing="0" cellPadding="0">

<tr>

<td align="center"><font size="5"><b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ</b></font></td>

</tr>

</table>

<P><font size="4">Για να δείτε τις σημειώσεις του μαθήματος, κάντε κλικ στο κουμπί "ΜΑΘΗΜΑ".</FONT>

<P><font size="4">Για να δείτε τις οδηγίες σχετικά με τα τεστ ή για να εκτελέσετε κάποιο από τα τεστ, κάντε κλικ στο κουμπί "ΤΕΣΤ".</FONT>

<P><font size="4">Για να δείτε τα περιεχόμενα της ομάδας συζήτησης ή για να δημοσιεύσετε το δικό σας μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί "ΣΥΖΗΤΗΣΗ".</FONT>

<P><font size="4">Για να λάβετε μέρος στη ζωντανή συνομιλία, <A href="chat_init.asp" onmouseout="style.color='#0000cd'" onmouseover="style.color='#0000ff'">κάντε κλικ εδώ.</FONT></A>

<P><font size="4">Για να δείτε τις αποθηκευμένες επιδόσεις σας στα τεστ καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο δικτυακό τόπο αυτού του μαθήματος, κάντε κλικ στο κουμπί "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ".</FONT>

<P><font size="4">Η επίσκεψή σας τερματίζεται αυτόματα μετά από <%=session("timeout")%> λεπτά απραξίας.</FONT>

<br><br><br>

<div align="center"><IMG alt="Καλή περιήγηση στο δικτυακό τόπο του μαθήματος!" src="images\welcome.gif"></div>

<br><br>

<!--#include file="exit.asp"-->

</body>

</html>

# Συνοδευτικό CD

To συνοδευτικό CD περιέχει όλους τους καταλόγους και όλα τα αρχεία του δικτυακού τόπου. Ακόμα περιέχει το αρχείο dl.mdb, που είναι το αρχείο της βάσης δεδομένων, καθώς και το αρχείο dl.doc, που είναι το αρχείο του παρόντος εγγράφου.

# Λεξικό όρων

| Administrator interface | Διαπροσωπεία διαχειριστή |
| --- | --- |
| Access control | Έλεγχος πρόσβασης |
| Access permissions | Δικαιώματα πρόσβασης |
| Address bar | Γραμμή διευθύνσεως |
| Anonymous access | Ανώνυμη πρόσβαση |
| Application variable | Μεταβλητή εφαρμογής |
| ASA (Active Server Application) | Ενεργός εφαρμογή διακομιστή |
| ASP (Active Server Pages) | Ενεργές σελίδες διακομιστή |
| Authentication | Έλεγχος ταυτότητας, πιστοποίηση ταυτότητας |
| Cache memory | Κρυφή μνήμη ταχείας προσπέλασης |
| Cascading menu | Πλευρικό πτυσσόμενο μενού |
| Character set | Σύνολο χαρακτήρων |
| Chat room | Δωμάτιο ζωντανής συνομιλίας |
| Client browser | Φυλλομετρητής-πελάτης |
| Client side script | Σενάριο πελάτη |
| Code parser | Αναλυτής κώδικα |
| CSS (Cascading Style Sheets) | Διαδοχικά φύλλα στυλ |
| Dialog box | Πλαίσιο διαλόγου |
| DLL (Dynamic Link Library) | Βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης |
| DNS (Domain Name Server) | Διακομιστής ονομάτων περιοχών |
| DNS (Domain Name System) | Σύστημα ονομάτων περιοχών |
| Domain | Περιοχή δικτύου |
| Domain name | Όνομα περιοχής δικτύου |
| Dropdown list | Αναδιπλούμενη λίστα, πτυσσόμενος κατάλογος |
| FrontPage Server Extentions | Επεκτάσεις διακομιστή του FrontPage |
| Gateway | Πύλη |
| GIF (Graphic Interchange Format) | Μορφή ανταλλαγής γραφικών |
| History list | Κατάλογος ιστορικού (του φυλλομετρητή) |
| Home directory | Αρχικός κατάλογος |
| Home page | Αρχική σελίδα |
| HTML (Hypertext Markup Language) | Γλώσσα σήμανσης υπερ-κειμένου |
| HTTP (Hypertext Transfer Protocol) | Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερ-κειμένου |
| Hypertext | Υπερ-κείμενο |
| Id | Αναγνωριστικό |
| IIS (Internet Information Services) | Υπηρεσίες πληροφοριών διαδικτύου |
| Initialization | Αρχικοποίηση, απόδοση αρχικών τιμών |
| Interpreter | Διερμηνευτής |
| IP (Internet Protocol) | Πρωτόκολλο του διαδικτύου |
| IP address | Διεύθυνση IP |
| JPEG (Joint Photographic Experts Group) | Μικτή ομάδα ειδικών στη φωτογραφία |
| Link | Σύνδεσμος |
| Log file | Αρχείο καταγραφής |
| Login | Σύνδεση (σε δίκτυο) |
| Login name | Όνομα σύνδεσης |
| Logon | Σύνδεση (σε δίκτυο) |
| Logon name | Όνομα σύνδεσης |
| Logout | Αποσύνδεση |
| Macro | Μακροεντολή |
| Menu bar | Γραμμή μενού |
| Navigation button | Κουμπί πλοήγησης |
| Network place | Θέση δικτύου |
| Object based | Βασισμένος στο αντικείμενο |
| Object model | Μοντέλο αντικειμένων |
| Online | Σε σύνδεση |
| Online service | Ηλεκτρονική υπηρεσία |
| Operating system | Λειτουργικό σύστημα |
| Password | Κωδικός πρόσβασης, συνθηματικό |
| Pop up menu | Εμφανιζόμενο μενού |
| Port | Θύρα |
| Programming language | Γλώσσα προγραμματισμού |
| Proxy server | Διακομιστής μεσολάβησης |
| Registered file type | Καταχωρημένος τύπος αρχείου |
| Relational Database | Σχεσιακή βάση δεδομένων |
| Right-click menu | Μενού συντόμευσης |
| Script | Σενάριο |
| Script code | Κώδικας σεναρίου |
| Scripting engine | Μηχανή σεναρίων |
| Scripting language | Γλώσσα σεναρίων |
| Scroll bar | Ράβδος κύλισης |
| Server | Διακομιστής, εξυπηρετητής |
| Server side script | Σενάριο διακομιστή |
| Session | Συνεδρία, σύνοδος, περίοδος λειτουργίας |
| Session variable | Μεταβλητή συνεδρίας |
| Shortcut menu | Μενού συντόμευσης |
| Snap-in | Συμπληρωματικό πρόγραμμα |
| Software | Λογισμικό |
| Status bar | Γραμμή κατάστασης |
| String | Συμβολοσειρά |
| Subdirectory | Υποκατάλογος |
| Subnet mask | Μάσκα υποδικτύου |
| Tag | Ετικέτα, οδηγία |
| TCP (Transmission Control Protocol) | Πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης |
| Title bar | Γραμμή τίτλου |
| Toolbar | Γραμμή εργαλείων |
| URL (Uniform Resource Locator) | Ενιαίος εντοπιστής πόρων |
| User account | Λογαριασμός χρήστη |
| User Interface | Διαπροσωπεία χρήστη |
| Virtual directory | Εικονικός κατάλογος |
| Web browser | Φυλλομετρητής ιστού |
| Web development | Ανάπτυξη ιστού |
| Web hosting | Φιλοξενία ιστού |
| Web page | Ιστοσελίδα |
| Web server | Διακομιστής ιστού |
| Web site | Δικτυακός τόπος, ιστότοπος |
| Windows Explorer | Εξερευνητής των Windows |
| WWW (World Wide Web) | Παγκόσμιος ιστός |