|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Φίλιππος Κωνσταντίνου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούλιος 2005

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Φίλιππος Κωνσταντίνου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 12η  Ιουλίου 2005.

Αθήνα, Ιούλιος 2005

Περίληψη

Σκοπός στις διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη και ο προσδιορισμός στις έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο κοντινό και μακρινό πεδίο των κεραιών του κέντρου εκπομπής βραχέων κυμάτων του παράκτιου σταθμού ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΔΙΟ στο νομό Ηλείας και στις επίδρασης του στο γενικό πληθυσμό. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις εντός του οικοπέδου του κέντρου εκπομπής αλλά και σε διάφορα σημεία του χωριού Επιτάλιου σε απόσταση 3.5 χιλιομέτρων από το σταθμό.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι μονάδες Τηλεχειρισμού και Τηλεπίβλεψης  στο Κέντρο Ελέγχου στην Αγία Παρασκευή Αθήνας, το Κέντρο Εκπομπής με 26 πομπούς HF Marconi 10KW και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 21 κεραιών διαφόρων τύπων και το Κέντρο Λήψης με 33 δέκτες και 8 κεραίες στο νομό Ηλείας. Ακολουθούν οι βασικοί περιορισμοί, τα επίπεδα αναφοράς και ο προσδιορισμός των ελάχιστων ή κρίσιμων αποστάσεων ασφαλείας και των περιβαλλουσών διαγραμμάτων ακτινοβολίας στις αυτά ορίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση  (ΚΥΑ 53571/3839, ΦΕΚ 1105Β/6/9/2000) και με βάση στις Ευρωπαικές συστάσεις καθώς και η αντίστοιχη θεωρητική μελέτη. Αφού περιγραφεί η μέθοδος μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με το πεδιόμετρο EMR-200 στις Wandel & Goltermann παρατίθενται οι μετρήσεις για κάθε τύπο κεραίας και υπηρεσίας αλλά και για ταυτόχρονη εκπομπή πλήθους αυτών στο Κέντρο Εκπομπής αλλά και στο κοντινό χωριό Επιτάλιο. Η μαθηματική επεξεργασία των αποτελεσμάτων που καταγράφονται σε φορητό υπολογιστή που συνδέεται με το όργανο μέσω σειριακής θύρας οδηγεί σε συγκρίσεις με τα όρια ασφαλείας και συμπεράσματα για τον πληθυσμό.

Λέξεις Κλειδιά

Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΔΙΟ, Βασικοί Περιορισμοί, Επίπεδα Αναφοράς, Όρια Ασφαλείας, Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (Ε), Ισοδύναμη Πυκνότητα Ισχύος Επίπεδου Κύματος (Seq), (Ολικός και Τοπικός) Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (SAR), Πεδιόμετρο, Επεξεργασία Μετρήσεων.

Abstract

The scope of this thesis was the study and the determination of the Electric Field Strength (E) and the Equivalent Plane Wave Power Density (Seq) in the near and far field of antennas of HF waves Transmission Center of the coastal station OLYMPIA-RADIO and the effect to human beings. For this purpose, measurements were realized at the Transmission Center and to several points to the village Epitalio 3.5Km far from the station.

Specifically, the modules of Remote Control Center of Agia Paraskeyi (Athens), the 26 HF Marconi 10KW Transmitters and the technical specifications of 21 several types’ antennas and the 33 Receivers and 8 antennas of Receiving Center at Epitalio are presented. The Basic Restrictions, the Reference Levels and the determination of minimum or critical Safety Distances and the surrounding diagram of radiation as there are fixed by the common ministerial decision (CMD 53571/3839, FEK 1105B/6/9/2000) based on the European’s recommendations as well as the corresponding theoretical study go after. After the method of measurement of Electromagnetic Radiation is described with the radiometer EMR-200 of Wandel & Goltermann we present the measurements of any type of antenna and service but the simultaneous exposure to multiple frequency fields at the Transmission Center and the near village Epitalio too. The mathematic treatment of results that is recorded to a laptop which is connected to the instrument via the serial port guides to comparisons with the values of safety limits and conclusions for the general public.

Keywords

Measurements of Electromagnetic Radiation, OLYMPIA-RADIO, Basic Restrictions, Reference Levels, Exposure Limit Values, Electric Field Strength(E), Equivalent Plane Wave Power Density(Seq), (Whole Body and Total) Specific Energy Absorption Rate(SAR), Radiometer, Treatment of Measurements.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διεύθυνση Διεθνών και Ειδικών Επικοινωνιών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (OTE) για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του έργου ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΔΙΟ καθώς και τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Φίλιππο Κωνσταντίνου που μου έδωσε την δυνατότητα να εκπονήσω την παρούσα διπλωματική εργασία.

Το παρακάτω πόνημα αφιερώνεται στην μνήμη του πατέρα μου.

Παναγιώτης Σ. Έξαρχος

Ιούλιος 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| 1. | Εισαγωγή | 10 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Κέντρο Ελέγχου | 10 |
| 3. | Κέντρο Εκπομπής | 16 |
| 3.1. | Κεραίες Έργου ΟΛΥΜΠΙΑ – ΡΑΔΙΟ | 27 |
| 3.1.1. | TCI 540-2 | 33 |
| 3.1.2. | TCI 527B-8E | 37 |
| 3.1.3. | TCI 550-6 | 41 |
| 3.1.4. | ANDREW 3001-4L | 45 |
| 3.1.5. | APC LPH-9 | 49 |
| 4. | Κέντρο Λήψης | 52 |
| 5. | Όρια Ασφαλείας Έκθεσης Πληθυσμού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 0Hz – 300GHz | 56 |
| 5.1 | Βασικοί Περιορισμοί και Επίπεδα Αναφοράς | 57 |
| 6. | Ελάχιστες Αποστάσεις Ασφαλείας | 66 |
| 6.1. | Κρίσιμες ή Ελάχιστες Αποστάσεις | 66 |
| 6.2. | Περιβάλλουσες σε Διαγράμματα Ακτινοβολίας | 70 |
| 6.3. | Θεωρητική μελέτη | 71 |
| 7. | Περιγραφή Μεθόδου Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Κεραιών | 76 |
| 8. | Αποτελέσματα Μετρήσεων | 78 |
| 8.1. | Καταγραφή Πεδίου Ανά Τύπο Κεραίας | 97 |
| 8.1.1. | Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για κεραία ΟΜ (TCI-540-2) | 97 |
| 8.1.2. | Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για κεραία ΟΜΝ (TCI-550-6) | 100 |
| 8.1.3. | Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για κεραία ΟΜS (Andrew 3001-4L) | 105 |
| 8.1.4. | Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για κεραία RLP (APC LPH-9) | 107 |
| 8.1.5. | Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για κεραία LP (TCI-527B-8E) | 109 |
| 8.2. | Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για πλήθος κεραιών | 113 |
| 9. | Ανάλυση Αποτελεσμάτων | 114 |
| 9.1. | Μετρήσεις για πλήθος κεραιών | 114 |
| 9.2. | Μετρήσεις ανά τύπο κεραίας | 114 |
| 9.2.1. | Μέσες Τιμές Πεδίου | 114 |
| 9.2.2. | Μέγιστες Τιμές Πεδίου | 115 |
| 9.2.3. | Μετρήσεις πεδίου για εκπομπή φέροντος | 116 |
| 9.3. | Μετρήσεις ανά τύπο υπηρεσίας | 116 |
| 10. | Απομακρυσμένες μετρήσεις | 116 |
| 10.1. | Αποτελέσματα Μετρήσεων – Σύγκριση με όρια ασφαλείας. | 116 |
| 11 | Συμπεράσματα | 121 |
|  | Βιβλιογραφία | 123 |
|  | Αναφορές | 124 |

1. Εισαγωγή.

Το ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ μπήκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2000 όταν έπαψε να λειτουργεί – μετά από τόσα χρόνια προσφοράς – ο παράκτιος «ΑΘΗΝΑ ΡΑΔΙΟ».

Είναι ο πρώτος παράκτιος σταθμός ο οποίος εφαρμόζει το σύστημα GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) για να εξυπηρετήσει θαλάσσιες επικοινωνίες στην Ναυσιπλοΐα.

Το σύστημα GMDSS είναι ένα παγκόσμιο σύστημα θαλάσσιας επικοινωνίας και ασφάλειας, που χρησιμοποιεί επίγεια και δορυφορική τεχνολογία για να μεγιστοποιήσει την ικανότητα εντοπισμού και διάσωσης των παρόχθιων αρχών αλλά και των παραπλέοντων πλοίων.

Ο σταθμός χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει χειροκίνητες και αυτόματες υπηρεσίες ραδιοτηλεφωνίας και ραδιοτηλεμοιοτυπίας (telex). Περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα ψηφιακής επιλογικής κλήσης (DSC) χάρη στο οποίο μπορούν να διαχειριστούν κλήσεις κινδύνου και ασφάλειας. Για να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές ο σταθμός είναι συνδεδεμένος με διάφορα εξωτερικά δίκτυα που εξασφαλίζουν εύκολη και φιλική λειτουργία.

Το σύστημα χρησιμοποιείται από τους χειριστές χάρη στις θέσεις εργασίας, που διαθέτουν πολυπαραθυρικά τερματικά με τον ανάλογο περιφερειακό εξοπλισμό ανάλογα τη θέση.

Το έργο ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΔΙΟ υλοποιείται σε τρεις θέσεις :

- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

- ΕΠΙΤΑΛΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

- ΚΟΤΥΧΙ – ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ

2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο Κέντρο Ελέγχου έχουν εγκατασταθεί :

- Σύστημα Διαχείρισης

- Φερεσυχνικό Σύστημα

- Σύστημα Intercom με επέκταση στα κέντρα Εκπομπής και Λήψης δια μέσου

του τηλεφωνικού κέντρου

- Κονσόλες λειτουργίας

  - 6 Ραδιοτηλεφωνίας

  - 1 Supervisor

  - 1+1 DSC

  - 1 NBDP

  - 1 STOP

  - 2 Διόρθωσης

  - 2 BILLING & STATISTICS

  - 2 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Από το Κέντρο Ελέγχου γίνεται πλήρης διαχείριση και τεχνική υποστήριξη όλων των κέντρων.

Το Κέντρο Ελέγχου περιλαμβάνει θέσεις χειριστών και τον εξοπλισμό αυτόματου ελέγχου πρόσβασης και μεταγωγής γνωστό σαν AUTOMAR (ACSE). Ειδικότερα το σύστημα αυτό ελέγχει την πρόσβαση στα εξωτερικά δίκτυα (PSTN, PSTxN, telex και GENTEX δίκτυα) .Το Κέντρο Ελέγχου περιλαμβάνει τον κύριο server που επικοινωνεί με τις λοιπές μονάδες χάρη στην τεχνολογία τοπικών και μητροπολιτικών δικτύων. (LAN, MAN) με τη βοήθεια των αντίστοιχων hubs και routers και του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP.

Εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες : διαχείριση πληροφοριών, διαχείριση διαφόρων πόρων και δρομολόγηση δεδομένων μεταξύ διαφόρων μονάδων.

Αποτελείται από δυο servers σε συνδεσμολογία cluster για μέγιστη αξιοπιστία ενώ οι μονάδες αποθήκευσης χρησιμοποιούν τεχνολογία RAID5 που εξασφαλίζει το σώσιμο των δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής κάποιου σκληρού δίσκου.

Από το σημείο του Control Room, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν, (τεχνικών κονσολών) ελέγχεται κάθε σύστημα που βρίσκεται στον παράκτιο, όπως, πομποί, περιστρεφόμενες κεραίες, σύστημα μεταγωγής κεραιών, έλεγχος φανών κεραιών, ΕΗΖ  κ.α.

Στο σχήμα 1 φαίνεται σε block διάγραμμα η διάταξη του Κέντρου Ελέγχου (Τηλεπίβλεψης & Τηλεχειρισμού) στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα.

Σχήμα 1

Στο σχήμα 2 φαίνεται η ανάπτυξη των ικριωμάτων (racks) των τριών Κέντρων με τον εξοπλισμό αυτόματου ελέγχου πρόσβασης και μεταγωγής γνωστό σαν AUTOMAR (ACSE).

Σχήμα 2

Σχήμα 3

Σχήμα 4

Σχήμα 5

Στη φωτογραφία του σχήματος 3 φαίνονται οι δύο servers σε συνδεσμολογία cluster και το φερεσυχνικό σύστημα.

Στη φωτογραφία του σχήματος 4 φαίνονται τα ικριώματα (racks) με τον εξοπλισμό αυτόματου ελέγχου πρόσβασης και μεταγωγής γνωστό σαν AUTOMAR (ACSE).στο Κέντρο Ελέγχου.

Στη φωτογραφία του σχήματος 5 φαίνονται οι δύο τεχνικές κονσόλες του Κέντρου Ελέγχου απ’ όπου τηλεχειρίζονται οι πομποί, οι δέκτες και οι κεραίες των Κέντρων Εκπομπής Και Λήψης.

Όλα τα ακουστικά σήματα είναι ψηφιακά και διακινούνται εσωτερικά ως ψηφιακά δεδομένα με τη βοήθεια σημάτων 2Mbits που περιλαμβάνουν 30 ψηφιακά ακουστικά κανάλια. Μια μονάδα DeMux μετατρέπει το ψηφιακό σήμα σε 30 αναλογικά σήματα που οδηγούνται κατευθείαν στους πομπούς ή τους δέκτες.

Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) επιτυγχάνεται με τη βοήθεια δυο ψηφιακών PCM 2MBIT συνδέσεων κάθε μια από τις οποίες εξασφαλίζει 30 κανάλια επικοινωνίας. Όταν μια επικοινωνία αποτύχει, η δεύτερη είναι πάντα διαθέσιμη να υποστηρίξει την κίνηση. Η φυσική σύνδεση εξασφαλίζεται με την βοήθεια διεπαφών HDB3 και το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την σηματοδοσία είναι το CAS-2.

3. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Στο Κέντρο Εκπομπής έχουν εγκατασταθεί :

- Σύστημα Διαχείρισης

- Φερεσυχνικό Σύστημα

- 26 πομποί 10KW

- 2 αυτόματες μήτρες

- 3 RCU Δεκτών

- 24 κεραίες διαφόρων τύπων όπως παρακάτω :

  - 4 κατευθυντικές κεραίες LP1-LP4 (6…30MHz) οριζόντιας πόλωσης

  - 10 πανκατευθυντικές κεραίες ΟΜ1-ΟΜ10 (4…30MHz) οριζόντιας

πόλωσης

  - 3 περιστρεφόμενες λογαριθμικές περιοδικές κεραίες RLP1-RLP3

(8…30MHz) οριζόντιας πόλωσης

  - 3 πανκατευθυντικές κεραίες SPIRAL ΟΜS1-ΟΜS3 (8…30MHz)

ελλειπτικής πόλωσης

  - 4 πανκατευθυντικές κεραίες INVERTED CONE ΟΜN1-ΟΜN4

(1,6…30MHz) κατακόρυφης πόλωσης

Όλες οι συσκευές είναι τηλεχειριζόμενες από το Κέντρο Ελέγχου, υπάρχει όμως η δυνατότητα και τοπικού χειρισμού είτε από τοπικές μονάδες ελέγχου είτε από τις δύο Κονσόλες Τεχνικής Υποστήριξης.

Σχήμα 6

Στο σχήμα 6 φαίνεται σε block διάγραμμα η διάταξη του Κέντρου Εκπομπής.

Ο χώρος που καταλαμβάνει το Κέντρο Εκπομπής είναι 2530 στρέμματα και βρίσκεται 10χιλιόμετρα μετά τον Πύργο κοντά στο χωριό Επιτάλιο και αποτελεί τμήμα της αποξηραμένης λίμνης Αγουλινίτσας .

Στον χώρο των ΕΗΖ (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη) υπάρχουν 2 πετρελαιομηχανές ισχύος 2000 ίππων η κάθε μία. Η κάθε μία φέρει ηλεκτρογεννήτρια 1,5MW ώστε ο σταθμός να είναι αυτάρκης από ενέργεια σε περίπτωση διακοπής από το δίκτυο της ΔΕΗ. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν πίνακες, συστήματα ψύξης και τροφοδοσίας των μηχανών, συστήματα εξαερισμού, απαγωγής καυσαερίων, μείωσης θορύβου κ.α.

HF ΠΟΜΠΟΙ 10KW

# Γενικά

Η απώλεια ισχύος ενός οδεύοντος ηλ/μαγνητικού κύματος στο κενό εξαρτάται από τη συχνότητα του f και την απόσταση d που έχει διανύσει :

LoSSdB=32.4+20logdKm+20logfMHz

Στην περίπτωση του παράκτιου, το εκπεμπόμενο κύμα κατευθύνεται στην ιονόσφαιρα όπου ανακλάται (και σκεδάζεται) και επιστρέφει στην επιφάνεια της γης όπου μόνο ένα μικρό ποσοστό του θα φτάσει στη θέση που βρίσκεται η κεραία του λήπτη. Στις απώλειες του σήματος σε πόλη σ’ αυτή την διαδρομή πρέπει να ληφθούν υπόψη η διηλεκτρική σταθερά του μέσου (αέρας), η οποία εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες, ο συντελεστής ανάκλασης της ιονόσφαιρας, το ποσοστό του σήματος που χάνεται λόγω σκέδασης, η διαφορά ανάμεσα στην πόλωση του σήματος που φτάνει στον λήπτη και στην πόλωση του σήματος που φτάνει στον λήπτη και στην πόλωση της κεραίας εκπομπής στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, μαζί με τις απώλειες των καλωδίων και των συνδέσεων τους. Όταν τέλος μιλάμε για broadcast εκπομπή υπάρχει η απαίτηση για ένα ελάχιστο επίπεδο ισχύος του σήματος σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι, με τελικό κριτήριο το ελάχιστο επίπεδο ισχύος στον δέκτη ώστε να είναι αναγνωρίσιμο και διακριτό το λαμβανόμενο σήμα, μόνο στατιστικός μπορεί να είναι ο καθορισμός του επιπέδου ισχύος του εκπεμπόμενου σήματος. Η ισχύς εξόδου των πομπών σε έναν παράκτιο σταθμό παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το “ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ” φτάνει στα 10KW.

Στο κέντρο εκπομπής της Ολυμπίας έχουν τοποθετηθεί 26 (Τx1..Tx26) πομποί τύπου HF Marconi 10KW, περιοχής λειτουργίας1,6-30MHz, πλήρως τηλεχειριζόμενοι. Οι παραπάνω πομποί χρησιμοποιούν στην τελική βαθμίδα ενίσχυσης μία λυχνία, γεγονός που παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς λύση ενισχυτών στερεάς δομής όσον αφορά σε αντοχή, αντικεραυνική προστασία, βαθμό απόδοσης, VSWR κλπ.

Ως πομπός ορίζεται ο συνδυασμός δύο βασικών μονάδων :

- Του οδηγού σήματος (DRIVE UNIT H1550)

- Του ενισχυτή σήματος (AMPLIFIER H1141-MK2)

Η διασύνδεση των δυο αυτών κυρίων μονάδων απαιτεί την παρεμβολή και μίας μονάδας διασύνδεσης (INTERFACE PCB H-39-6620-01).

Οι δυνατοί τύποι εκπομπής είναι Α1Α (True CW), H3E(SSB-FC), R3E(SSB-RC), J3E(SSB-SC), F1B, F1C(FSK). Το επίπεδο του φέροντος μπορεί να ρυθμιστεί από πλήρως καταπιεσμένο ή με εξασθένηση –26dB, -16dB, -6dB, έως 0dB. Ο ρυθμός μετάδοσης κυμαίνεται από 30Baud (A1A) έως 50-110Baud(FSK).

DRIVE UNIT H1550.

Οι βασικές λειτουργίες που εκτελεί το DRIVE είναι :

- Επικοινωνεί με το σύστημα μέσω σειριακής σύνδεσης RS422.

- Αποτελεί το τερματικό ελέγχου και χειρισμού του πομπού.

- Διαμορφώνει το εισερχόμενο AUDIO σήμα, σύμφωνα με το επιλεγμένο mode λειτουργίας.

- Ενισχύει το εισερχόμενο AUDIO στο απαραίτητο επίπεδο (ισχύς εξόδου μέχρι 100mW) και το προωθεί προς τον ενισχυτή.

Οι μονάδες που συνθέτουν το DRIVE περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα :

| α/α | Όνομα | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 1 | RF module | Το RF module δέχεται το αναλογικό σήμα από το DAC module, το μεταφέρει στην συχνότητα εκπομπής, το ενισχύει μέχρι το απαραίτητο επίπεδο και το προωθεί προς τον ενισχυτή. |
| 2 | Synthesizer module | Το Synthesizer module παρέχει όλους τους τοπικούς ταλαντωτές που απαιτούνται από τις υπόλοιπες μονάδες. |
| 3 | DAC module | Το DAC module μετατρέπει την ψηφιακή ακολουθία 10Mbit/sec που λαμβάνει στην είσοδο σε αναλογικό σήμα 2.5MHz, το οποίο προωθεί προς το RF module. |
| 4 | DSP module | Ο ψηφιακός επεξεργαστής σήματος (DSP module) εκτελεί την διαδικασία διαμόρφωσης προσθέτοντας το επιλεγμένο επίπεδο φέρουσας και προσαρμόζοντας τις πλευρικές ανάλογα με τον τύπο εκπομπής. |
| 5 | Audio module | Το Audio module μετατρέπει το αναλογικό σήμα της εισόδου του DRIVE σε ψηφιακό και το οδεύει για επεξεργασία στο DSP module. |
| 6 | Control module | Το Control module επιτρέπει τον τηλεχειρισμό μέσω σειριακών διασυνδέσεων. |
| 7 | Frequency Standard | Το Frequency Standard παρέχει μία πρότυπη συχνότητα 10MHz στο Synthesizer module. |
| 8 | Power Supply Unit | Το τροφοδοτικό (PSU) λαμβάνει 230Volts AC 50-60Hz και παρέχει τις απαραίτητες DC τροφοδοσίες. |
| 9 | Front Panel | Εκτός από το πληκτρολόγιο ελέγχου στο Front Panel υπάρχει και εντοιχισμένο μεγάφωνο καθώς και υποδοχή για ακουστικά και μικρόφωνο. |

Όλες οι μονάδες έχουν ενσωματωμένο κύκλωμα παρακολούθησης (BITE) που εντοπίζει πιθανή βλάβη τους. Η πληροφορία αυτή μπορεί να ελεγχθεί είτε από την αντίστοιχη οθόνη του DRIVE, είτε μέσω του συστήματος από την κονσόλα τεχνικής υποστήριξης. Έτσι, σε περίπτωση βλάβης είναι εύκολο για τον τεχνικό να εντοπίσει και να αντικαταστήσει την προβληματική μονάδα.

Ο χειρισμός του DRIVE μέσω του Front Panel είναι απλός και απαιτεί μόνο εξοικείωση με τις διάφορες οθόνες και μενού.

Η συντήρηση του DRIVE πρακτικά περιορίζεται στον τακτικό καθαρισμό του. Σε μεγάλες περιόδους καλό είναι να επανελέγχεται η RF συμπεριφορά του DRIVE, κυρίως αν για αρκετό διάστημα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης.

HF 10KW Amplifier H1141 MK2.

O H1141 MK2 είναι ένας γραμμικός ενισχυτής τριών επιπέδων, περιοχής λειτουργίας 1,6-29,999999MHz με ισχύ εξόδου 10KW PEP στα 50ohms. Ο χειρισμός του γίνεται είτε τοπικά μέσω του DRIVE, είτε εξ’ αποστάσεως μέσω της σειριακής θύρας δεδομένων. Η ψύξη του ενισχυτή επιτυγχάνεται μέσω ενσωματωμένου τριφασικού ανεμιστήρα.

Η ενίσχυση του εισερχόμενου RF σήματος, το οποίο έρχεται από το DRIVE με ισχύ περίπου 100mW, γίνεται σε τρία στάδια.

Οι δυο παράλληλες λυχνίες που βρίσκονται στο στάδιο του προτελεστικού ενισχυτή δέχονται τάση θέρμανσης 1400Volts ενώ η λυχνία του τελικού σταδίου έχει HT 9Kvolts. Οι παραπάνω τάσεις έρχονται από το Μ/Σ υψηλής που αποτελεί υπομονάδα του ενισχυτή. Ο συντονισμός των βαθμίδων του ενισχυτή σε μια επιλεχθείσα συχνότητα είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και παρακολουθείται από τους επεξεργαστές των ίδιων των βαθμίδων μέσω κυκλωμάτων ανάδρασης. Επίσης δειγματοληπτείται το επίπεδο όλων των κρίσιμων μεγεθών και εμφανίζεται στους αντίστοιχους μετρητές. Η έξοδος του τελικού σταδίου περνάει μέσα από φίλτρο αρμονικών που αποκόπτει την εκπεμπόμενη ακτινοβολία. Επίσης παρεμβάλλεται κύκλωμα δειγματοληψίας της οδεύουσας και ανακλώμενης ισχύος ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης του ενισχυτή.

Ο ενισχυτής έχει διαδικασίες αυτοπροστασίας και προστασίας του προσωπικού που εργάζεται με αυτόν. Για το δεύτερο σκέλος αναφέρουμε το σύστημα μαγνητικών κλειδιών με το οποίο είναι αδύνατο για κάποιον να θέσει σε λειτουργία τον πομπό αν δεν έχει κλειστά όλα τα πάνελ. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται ο χρήστης από πιθανή ηλεκτροπληξία αλλά και από την εκπεμπόμενη RF ακτινοβολία. Σε ότι αφορά την αυτοπροστασία του, ο πομπός έχει πολλά σημεία ελέγχου κρίσιμων μεγεθών ώστε, αν ξεπεράσει κάποιο από αυτά μία καθορισμένη τιμή ο πομπός να οδηγείται είτε σε προσωρινή (TRIP), είτε σε μόνιμη (LOCKOUT) διακοπή λειτουργίας. Μετά από προσωρινή διακοπή ο πομπός επαναπροσπαθεί εκπομπή άμεσα και αν διαγνώσει τρεις φορές το ίδιο πρόβλημα περνάει σε κατάσταση οριστικής διακοπής λειτουργίας. Συνοπτικά τα σημεία που παρακολουθεί ο πομπός είναι :

- Εσωτερική Θερμοκρασία – Άμεσο LOCKOUT.

- Ροή Εξαερισμού - Άμεσο LOCKOUT

- Bias Voltage - Άμεσο LOCKOUT

- Auxiliary Supplies - Άμεσο LOCKOUT

- HT Supplies - Άμεσο LOCKOUT

- FS Screen Current – LOCKOUT ύστερα από 3 TRIP

- FS cathode Current - LOCKOUT ύστερα από 3 TRIP

- Reverse Power > 2.5KW - LOCKOUT ύστερα από 3 TRIP

- Ισχύς εξόδου > 15000W- LOCKOUT ύστερα από 3 TRIP

Η περιοχή λειτουργίας του πομπού διαιρείται σε 8 ζώνες (ranges), ανάλογα με τα σημεία σύνδεσης της γραμμής εξόδου με τα δυο μεγάλα πηνία προσαρμογής στην έξοδο της τελικής βαθμίδας. Έτσι, ανάλογα με την συχνότητα εκπομπής ο πομπός συντονίζεται κατ’ αρχήν σε μια από τις ακόλουθες περιοχές :

| Range | F(MHz) |
| --- | --- |
| 1 | 1.6-1.899 |
| 2 | 1.9-3.299 |
| 3 | 3.3-5.499 |
| 4 | 5.5-9.999 |
| 5 | 10.0-16.499 |
| 6 | 16.5-21.999 |
| 7 | 22.0-26.499 |
| 8 | 26.5-29.999 |

Αυτές είναι και οι προτεινόμενες συχνότητες δοκιμής της συμπεριφοράς του πομπού καθώς αφορούν οριακές καταστάσεις και περιλαμβάνουν μηχανικές συνδέσεις (μανδαλώσεις). Η συμπεριφορά του πομπού σε συχνότητες ενδιάμεσες των παραπάνω είναι εν γένει λίγο καλύτερη. Οι αντίστοιχοι πίνακες εγκατάστασης με τις πραγματικές τιμές των μεγεθών αυτών για κάθε πομπό συμπληρώθηκαν από την ανάδοχο εταιρία (ΓΕΝΕΡ) κατά την πρώτη ενεργοποίηση των πομπών στο Κέντρο Εκπομπής και μπορούν να αποτελέσουν πίνακες αρχικοποίησης στο ιστορικό κάθε πομπού.

Το «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ» εκπέμπει με 26 πομπούς της εταιρείας MARCONI ισχύος εξόδου 10 KW έκαστος, κατανεμημένους σε δύο αίθουσες. Οι πομποί αυτοί εργάζονται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας με το 80% της ισχύος τους). Κάθε πομπός έχει για την παραγωγή της συχνότητας ψηφιακό PLL (DRIVER) με έξοδο 100 mW, στη συνέχεια πρώτο στάδιο οδήγησης με έξοδο 1,5 W, ακολουθεί δεύτερο στάδιο οδήγησης με 2 λυχνίες 4CX350A και ισχύ εξόδου 100 W και τελικό στάδιο ενίσχυσης μία λυχνία 4CX15000A και ισχύ 10 KW. Μέσα στην καμπίνα κάθε πομπού διακρίνονται οι τεράστιοι πυκνωτές εξόδου, τα πηνία, τα συστήματα ψύξης των λυχνιών (αέρας) και φυσικά ο τεράστιος μετασχηματιστής τροφοδοσίας των 9 KV. Η έξοδος κάθε πομπού μεταφέρεται μέσω κατάλληλης διάταξης στην μήτρα κεραιών (2 τον αριθμό – μία για κάθε αίθουσα). Η μήτρα κεραιών είναι ένας τεράστιος κατανεμητής όπου στο ένα σημείο του καταλήγουν οι έξοδοι των πομπών και στο άλλο καταλήγουν μέσω των καλωδίων Heliax οι κεραίες.  Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να συνδέει κάθε πομπό με όποια κεραία θέλει.

Αναφέραμε ήδη ότι ο παράκτιος τηλεχειρίζεται από το κέντρο ελέγχου που βρίσκεται στην Αθήνα. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι μπορεί (σε περίπτωση που χρειασθεί) να γίνει και τοπικά οποιαδήποτε επέμβαση και λειτουργία από το προσωπικό του παράκτιου, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες, εκτελεί αποκλειστικά εργασίες συντήρησης των πομπών και του λοιπού εξοπλισμού

Σχήμα 7

Σχήμα 8

Σχήμα 9

Σχήμα 10

Σχήμα 11

Σχήμα 12

Σχήμα 13

Στη φωτογραφία του σχήματος 7 φαίνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπομπής

Στη φωτογραφία του σχήματος 8 φαίνεται η αίθουσα ελέγχου (control room) του Κέντρου Εκπομπής με τις δυο τοπικές τεχνικές κονσόλες.

Στη φωτογραφία του σχήματος 9 φαίνεται η μια από τις δυο ραδιοαίθουσες με τους 13 από τους 26 πομπούς.

Στη φωτογραφία του σχήματος 10 φαίνεται μια συστοιχία δυο πομπών.

Στη φωτογραφία του σχήματος 11 φαίνεται το εσωτερικό ενός πομπού κατά τη διαδικασία συντήρησης του.

Στη φωτογραφία του σχήματος 12 φαίνεται η μονάδα χειρισμού του πομπού.

Στη φωτογραφία του σχήματος 13 φαίνεται η μια από τις δυο μήτρες που αντιστοιχούν πομπούς με κεραίες.

3.1 Κεραίες έργου “ΟΛΥΜΠΙΑ - ΡΑΔΙΟ”

Οι κεραίες που χρησιμοποιεί ο Παράκτιος Σταθμός φαίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα :

| Πίνακας 1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κεραιών |
| --- |
| Α/Α | Τύπος Κεραίας | Κωδικό Όνομα | Ποσότητα | Περιοχή Λειτουργίας | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
| 1 | TCI-540-2 | OM | 10 | 4-30MHz | Παγκατευθυντική Οριζόντια πόλωση Απολαβή 6 dBi στα 4 MHz, 10 dBi στα 30 MHz Διαστάσεις 90,2 x 90,2 x 30,2 m |
| 2 | TCI-527B-8E | LP | 4 | 6-30MHz | Σταθερή Λογαριθμική Οριζόντια Πόλωση Απολαβή 15 dBi Διαστάσεις 101 x 183 x 46 m |
| 3 | TCI-550-6 Inverted Cone | OMN | 4 | 1,6-30MHz | Παγκατευθυντική Οριζόντια Κατακόρυφη Απολαβή 5 dΒι Διαστάσεις 88,7 x 43,3 m |
| 4 | Andrew 3001-4L Spiracone | OMS | 3 | 8-30MHz | Παγκατευθυντική Οριζόντια κ΄ Ελλειπτικής Πόλωσης Απολαβή 7 dBi Διαστάσεις 41,2 x 36,6 m |
| 5 | APC LPH-9 | RLP | 3 | 6-30MHz | Περιστρεφόμενη Λογαριθμική Οριζόντια Πόλωση Απολαβή 13 dBi Διαστάσεις 24,5 x 18,5 x 19,3 m |

Από τα τεχνικά φυλλάδια των ανωτέρω κεραιών παρατηρείται ότι:

| (α) | η κατεύθυνση της μέγιστης ακτινοβολίας σχηματίζει γωνία με το έδαφος (γωνία αναχώρησης – takeoff angle) η οποία μικραίνει όταν αυξάνεται η συχνότητα λειτουργίας |
| --- | --- |
| (β) | οι δευτερεύοντες λοβοί σχηματίζουν με το έδαφος γωνίες οι οποίες είναι μεγαλύτερες από αυτήν που σχηματίζει ο κύριος λοβός |

Η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει για την κεραία ΟΜΝ για την οποία η κατεύθυνση της μέγιστης ακτινοβολίας εφάπτεται του εδάφους, δηλαδή η γωνία αναχώρησης είναι μηδενική.

# Διάγραμμα ακτινοβολίας

Δυο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας κεραίας που προκύπτουν άμεσα από το διάγραμμα ακτινοβολίας της : Η κατευθυντικότητα της και το κέρδος της. Σε ένα πολικό διάγραμμα μπορεί κανείς εύκολα να βρει τη γωνία στην οποία η κεραία έχει τον κύριο λοβό της καθώς και τους υπόλοιπους λοβούς ακτινοβολίας της σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Μπορεί επίσης να διαβάσει τη μέγιστη απολαβή (κέρδος) της κεραίας σε σχέση με την ισοτροπική (dBi).

Πόλωση

Η πόλωση είναι το μέγεθος που καθορίζεται από τον προσανατολισμό του ηλεκτρικού πεδίου Ε. Στην γενική περίπτωση ένα κύμα μπορεί να έχει οποιαδήποτε πόλωση ανάμεσα στην κατακόρυφη και στην οριζόντια ως συνισταμένη των δυο αυτών :

Στην ιδανική περίπτωση μια κεραία λήψης πρέπει να έχει την ίδια ακριβώς πόλωση με το σήμα που λαμβάνει. Τότε η κεραία παρουσιάζει τη μέγιστη απολαβή. Αντίθετα, όταν μια κεραία είναι κάθετη προς το εισερχόμενο ηλεκτρικό πεδίο, πρακτικά θα αγνοεί το σήμα εισόδου.

Σύνθετη αντίσταση κεραίας-Τερματισμός γραμμής μεταφοράς-VSWR.

Από τη μεριά της γραμμής μεταφοράς η κεραία φαίνεται ηλεκτρικά ως ένα δίθυρο στοιχείο σύνθετης αντίστασης Ζ η οποία εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά της κεραίας :

Ένα ποσοστό της ισχύος Pfwd που φτάνει στην κεραία επιστρέφει μέσω της γραμμής μεταφοράς ως ανακλώμενη ισχύς Prev. Αν Ζο είναι η σύνθετη αντίσταση της γραμμής μεταφοράς και ZL η σύνθετη αντίσταση του φορτίου στον τερματισμό της γραμμής ορίζονται τα μεγέθη :

Σύνθετη αντίσταση ρ=(ZL-Zo)/( ZL+Zo)=(Prev/Pfwd)1/2

Λόγος στασίμου κύματος VSWR=(1+ρ)/(1-ρ)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όσο προσεγγίζει η τιμή της σύνθετης αντίστασης τερματισμού (κεραία) την σύνθετη αντίσταση της γραμμής μεταφοράς (ομοαξονικό 50 ohms) τόσο ελαττώνεται ο συντελεστής ανάκλασης και το VSWR προσεγγίζει την μονάδα. Σε κατάσταση ιδανικής προσαρμογής (ZL=Zo=50 Ohms), ο συντελεστής ανάκλασης και η ανακλώμενη ισχύς μηδενίζονται και ο λόγος στασίμου κύματος γίνεται μονάδα. Ενδεικτικά αναφέρεται η αντιστοιχία ανάμεσα στο VSWR και στο λόγο ανακλώμενου / οδεύοντος κύματος :

| VSWR | Prev/Pfwd |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 1,5 | 0,04 |
| 2 | 0,11 |
| 2,5 | 0,18 |
| 3 | 0,25 |
| 6 | 0,51 |
| 10 | 0,67 |
| ( | 1 |

Στο σχήμα 14 φαίνεται το τοπογραφικό (κάτοψη) του Κέντρου Εκπομπής

Σχήμα 14

# Παρατηρήσεις

Όλες οι κεραίες έχουν λόγο στάσιμου κύματος (VSWR) μικρότερο από 2:1. Τα διαγράμματα ακτινοβολίας τους φαίνονται αναλυτικά στα εγχειρίδια των κατασκευαστών μαζί με τα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Όλες οι κεραίες εκπομπής συνδέονται με τους πομπούς μέσω μήτρας μεταγωγής με εύκαμπτο ομοαξονικό καλώδιο 1 5/8” σύνθετης αντίστασης 50 ohms στους εξωτερικούς χώρους, ενώ στο εσωτερικό του κτιρίου του Κ.Ε. έχει τοποθετηθεί ομοαξονικό καλώδιο Rigid Feed 2” σύνθετης αντίστασης 50 ohms. Με εξαίρεση την κεραία TCI-550 η οποία έχει σύνθετη αντίσταση εισόδου 50 ohms μη προσαρμοσμένη (unbalanced), σε όλες τις άλλες κεραίες μεσολαβεί μονάδα προσαρμογής (balun) που μεταφέρει την αντίσταση εισόδου της κεραίας στα 50 ohms στις συχνότητες λειτουργίας και ταυτόχρονα μετατρέπει τον τερματισμό (κεραία) από balanced σε unbalanced φορτίο.

Όλες οι κεραίες λήψεως συνδέονται με τους πολυζευκτήρες μέσω ομοαξονικού καλωδίου 7/8” στους εξωτερικούς χώρους και ομοαξονικού καλωδίου RG213 στο εσωτερικό του κτιρίου του Κ.Λ. Για τον τερματισμό της RF γραμμής ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για τις κεραίες εκπομπής.

Στο κέντρο εκπομπής εκτός από τις παραπάνω κεραίες έχουν εγκατασταθεί εντός του κτιρίου και δυο τεχνητά φορτία 50 ohms, ισχύος εισόδου 10KW, τα οποία μπορούν μέσω των μητρών μεταγωγής να συνδεθούν με οποιοδήποτε πομπό της αίθουσας τερματίζοντας έτσι ιδανικά την RF έξοδο του πομπού σε διαδικασίες δοκιμής, επισκευής και συντήρησης των πομπών.

Ειδικά θέματα κεραιών :

Προστασία ομοαξονικού καλωδίου από υπερτάσεις. Ο εξωτερικός αγωγός του ομοαξονικού αγωγού γειώνεται και στα δυο άκρα του καλωδίου (πλησίον της κεραίας και στο φρεάτιο εισόδου των καλωδίων στο κτίριο). Επιπλέον στο κέντρο λήψεως έχουν εγκατασταθεί προστατευτικές διατάξεις έναντι κρουστικών υπερτάσεων στο σημείο εισόδου των ομοαξονικών καλωδίων στο κτίριο. Αντίστοιχα προστατευτικά διαθέτουν όλες οι κεραίες στο σημείο σύνδεσης του Ο/Α καλωδίου, ενώ στην περίπτωση του κέντρου εκπομπής η εγκατάσταση τους στην είσοδο των Ο/Α καλωδίων στο κτίριο δεν είναι απαραίτητη με δεδομένα τόσο το γεγονός ότι οι πομποί διαθέτουν στην τελική βαθμίδα τους λυχνία με αντοχή σε υπερτάσεις (συγκριτικά με τους ενισχυτές στερεάς δομής) όσο και της αρκετά υψηλής τάσης που αναπτύσσεται στο Ο/Α καλώδιο λόγω της εκπεμπόμενης και ανακλώμενης RF ισχύος.

# Φωτοσήμανση. Όπου απαιτείται έχουν τοποθετηθεί στις κεραίες φανοί εμποδίων είτε χαμηλής φωτεινής έντασης (κεραίες TCI 540, TCI 550, Andrew 3001) είτε μέσης φωτεινής έντασης (κεραίες TCI 527). Η τροφοδοσία των φανών γίνεται από πίνακα φανών εμποδίων. Τα ηλεκτρικά καλώδια (3x1.5mm2 για τους φανούς ΧΦΕ και 4x1.5mm2 για τους φανούς MΦΕ) οδεύουν σε χαντάκι παράλληλα με τα Ο/Α και σε απόσταση 60cm από τα δεύτερα.

Καλώδια τηλεχειρισμού περιστρεφόμενης κεραίας. Στην αίθουσα ελέγχου του κέντρου εκπομπής έχουν τοποθετηθεί οι τρεις μονάδες ελέγχου των περιστρεφόμενων κεραιών. Όπως και στην περίπτωση των παροχικών καλωδίων των φανών εμποδίων, τα ηλεκτρικά καλώδια που απαιτούνται για την παροχή και τον τηλεχειρισμό του μηχανισμού περιστροφής (4x6mm2 και 12x1.5mm2) οδεύουν σε χαντάκι παράλληλα με τα Ο/Α και σε απόσταση 60cm από τα δεύτερα.

3.1.1 TCI 540-2

Πρόκειται για παγκατευθυντική κεραία μεσαίων και μεγάλων (> 1000Km) αποστάσεων με οριζόντια πόλωση για ελαχιστοποίηση των απωλειών εδάφους και περιοχή λειτουργίας 4-30MHz. Στα σχέδια εγκατάστασης οι κεραίες χαρακτηρίζονται με τον κωδικό ΟΜ. Χρησιμοποιούνται συνολικά δέκα κεραίες εκπομπής (ΟΜ1..ΟΜ10) και μια κεραία λήψης (ΟΜ1). Οι ιστοί στήριξης είναι αλουμινένιοι και το ύψος τους φτάνει στα 30,55m. Η μονάδα προσαρμογής (BALUN) είναι τοποθετημένη πάνω σε ξύλινο ιστό στο κέντρο της κεραίας σε ύψος περίπου 1,5m πάνω από το έδαφος.

Η κεραία TCI-550 έχει συχνότητα λειτουργίας f=1,6MHz. Ένα δίπολο λ/2 σε αυτή τη συχνότητα θα έπρεπε να έχει μήκος 93.75m. Θεωρώντας ιδανικά αγώγιμο έδαφος κάτω από την κεραία (λόγω και του ground screen) το μήκος του ιστού πρακτικά διπλασιάζεται και φτάνει περίπου τα 88m, μήκος συγκρίσιμο με λ/2. Συνεπώς αναμένουμε τον ιστό της TCI –550 να ακτινοβολεί παρόμοια με το δίπολο λ/2 στις χαμηλές συχνότητες.

Σχήμα 15

Στο σχήμα 15 φαίνεται η κάτοψη και η πρόσοψη της κεραίας 540-2 όπου αναγράφονται και οι διαστάσεις της.

Στα σχήματα 16, 17 και 18 φαίνονται φωτογραφίες της κεραίας

Στη φωτογραφία του σχήματος 19 διακρίνεται ο ξύλινος ιστός στο κέντρο της κεραίας σε ύψος περίπου 1,5m πάνω από το έδαφος όπου είναι τοποθετημένη η μονάδα προσαρμογής (BALUN).

Σχήμα 16

Σχήμα 17

Σχήμα 18

Σχήμα 19

3.1.2. TCI 527B-8E

Πρόκειται για σταθερή λογαριθμική κεραία, υψηλού κέρδους και χαμηλής γωνίας ανύψωσης, κατάλληλη για μεγάλες αποστάσεις. Στα σχέδια εγκατάστασης οι κεραίες χαρακτηρίζονται με τον κωδικό LP. Χρησιμοποιούνται συνολικά τέσσερις κεραίες εκπομπής (LP1..LP4) και μια κεραία λήψης (LP1). Οι ιστοί στήριξης είναι αλουμινένιοι και το ύψος τους φτάνει στα 46m. Η μονάδα προσαρμογής (BALUN) είναι τοποθετημένη πάνω σε βοηθητικό αλουμινένιο ιστό στο μπροστά μέρος της κεραίας σε ύψος περίπου 13,5m πάνω από το έδαφος.

Σχήμα 20

Σχήμα 21

Στα σχήματα 20 και 21 φαίνονται διάφορες όψεις της κεραίας.

Οι φωτογραφίες των σχημάτων 22, 23 και 24 παρουσιάζουν την κεραία από διάφορες οπτικές γωνίες.

Σχήμα 22

Σχήμα 23

Σχήμα 24

3.1.3. TCI 550-6

Είναι παγκατευθυντική κεραία κατάλληλη για μεσαίες και υψηλές συχνότητες (MF/HF) με κατακόρυφη πόλωση ώστε να εκμεταλλεύεται το κύμα εδάφους. Ο ιστός είναι χαλύβδινος και ακτινοβολών με ύψος 43,3m ενώ η κουρτίνα έχει σχήμα ανεστραμμένου κώνου. Στο έδαφος κάτω από την κεραία είναι τοποθετημένο χάλκινο πλέγμα (ground screen) που λειτουργεί ως κάτοπτρο για την κεραία. Στα σχέδια εγκατάστασης οι κεραίες χαρακτηρίζονται με τον κωδικό ΟΜΝ. Χρησιμοποιούνται συνολικά τέσσερις κεραίες εκπομπής (ΟΜΝ1..ΟΜΝ4) και μια κεραία λήψης (ΟΜΝ1). Καθώς η αντίσταση εισόδου της κεραίας είναι 50Ω unbalanced δεν απαιτείται μονάδα προσαρμογής (BALUN) και το Ο/Α καλώδιο συνδέεται απευθείας στη βάση του ιστού. Ένα σημείο με κάποια ιδιαιτερότητα που πρέπει να ελέγχεται στα πλαίσια του προγράμματος περιοδικής συντήρησης είναι ο μετασχηματιστής των φανών εμποδίων και το διάκενο εκτόνωσης κρουστικών υπερτάσεων το οποίο πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Επίσης καλό είναι να ελέγχονται και οι χάλκινοι αγωγοί του ground screen για τη συνέχειά τους

Σχήμα 25

Στο σχήμα 25 φαίνεται η εν λόγω κεραία σε κάτοψη και πρόσοψη καθώς και οι διαστάσεις και η περιοχή συχνοτήτων για διάφορα μοντέλα της

Στις φωτογραφίες των σχημάτων 26 και 27 παρουσιάζεται η κεραία ενώ σ’ αυτή του σχήματος 28 διακρίνεται η βάση της κεραίας.

Σχήμα 26

Σχήμα 27

Σχήμα 28

3.1.4. ANDREW 3001-4L

Πρόκειται για σπειροειδή παγκατευθυντική κεραία ελλειπτικής πόλωσης, η οποία έχει εγκατασταθεί σε LOW ANGLE MODE (χαμηλή γωνία ανύψωσης – περιοχή λειτουργίας 8 έως 30MHz), ώστε να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις. Στα σχέδια εγκατάστασης οι κεραίες χαρακτηρίζονται με τον κωδικό OMS. Χρησιμοποιούνται συνολικά τρεις κεραίες εκπομπής (OMS1..OMS3). Ο ιστός στήριξης είναι χαλύβδινος και το ύψος του φτάνει στα 36,6m. Η μονάδα προσαρμογής (BALUN) είναι τοποθετημένη πάνω στον ιστό ύψος περίπου 9m πάνω από το έδαφος.

Στο σχήμα 29 φαίνεται η πρόσοψη της κεραίας αυτής και στις φωτογραφίες στα σχήματα 30 και 31 φωτογραφίες αυτής.

Σχήμα 29

Σχήμα 30

Σχήμα 31

3.1.5. APC LPH-9

Πρόκειται για περιστρεφόμενη λογαριθμική κεραία υψηλού κέρδους. Στα σχέδια εγκατάστασης οι κεραίες χαρακτηρίζονται με τον κωδικό RLP. Χρησιμοποιούνται τρεις κεραίες εκπομπής (RLP1..RLP3). Ο ιστός έχει ύψος περίπου 24m ενώ η κεραία είναι τοποθετημένη σε ύψος 2m από την κορυφή του. Ο κινητήρας περιστροφής της κεραίας είναι εγκατεστημένος στη βάση της. Η τριφασική του παροχή έρχεται κατευθείαν από το κτίριο (καλώδιο ΝΥΥ 4x6mm2) μαζί με το καλώδιο ελέγχου και τηλεχειρισμού (NYY 12x1,5mm2). Μέσα από το καλώδιο ελέγχου έρχεται και μονοφασική παροχή 230V η οποία περνάει από M/Σ 220:110 και επιστρέφει μονοφασική παροχή 115V στη μονάδα τηλεχειρισμού της κεραίας (RLP RCU) η οποία βρίσκεται στην αίθουσα ελέγχου (control room) του κτιρίου του κέντρου εκπομπής. Κάθε κεραία αντιστοιχεί σε μια μονάδα ελέγχου. Ο έλεγχος προσανατολισμού και τηλεχειρισμού της κεραίας μπορεί να γίνει είτε σε επίπεδο υποσυστήματος κεραίας-μονάδας ελέγχου είτε σε επίπεδο συστήματος μέσα από τη μόνιμη σύνδεση με τη σειριακή θύρα της μονάδας ελέγχου.

Σχήμα 32

Στη φωτογραφία του σχήματος 32 φαίνονται οι μονάδες τηλεχειρισμού (RCU) των περιστρεφόμενων κεραιών (RLP1..RLP3) που βρίσκονται στο control room του Κέντρου Ελέγχου.

Σε ότι αφορά τη συντήρηση της κεραίας μερικά σημεία που χρειάζονται προσοχή είναι η περιοδική αλλαγή λαδιών στον κινητήρα περιστροφής, ο τακτικός έλεγχος της πίεσης του αέρα που χρησιμοποιείται ως διηλεκτρικό στη γραμμή μεταφοράς στην κεραία, και η επί τόπου επαλήθευση του φαινομένου προσανατολισμού κάθε κεραίας.

Σχήμα 33

Στα σχήματα 33 και 34φαίνονται το σχέδιο και η φωτογραφία της περιστροφικής κεραίας (RLP).

Σχήμα 34

4. ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ

Στο Κέντρο Λήψης έχουν εγκατασταθεί :

- Σύστημα Διαχείρισης

- Φερεσυχνικό Σύστημα

- Αυτόματη μήτρα / πολυζευκτήρας 8 εισόδων 33 εξόδων

- 33 Δέκτες

- 8 κεραίες διαφόρων τύπων όπως παρακάτω :

  - 6 κατευθυντικές κεραίες LP1-LP6 (σταθερές λογαριθμικές οριζόντιας πόλωσης που συνολικά καλύπτουν όλο τον ορίζοντα με ύψος 46m)

  - 1 παγκατευθυντική κεραία OM1 (οριζόντιας πόλωσης)

  - 1 παγκατευθυντική κεραία OMN1 (ρομβική κατακόρυφης πόλωσης για τις συχνότητες 1.6-30MHz)

Όλες οι συσκευές είναι τηλεχειριζόμενες από το Κέντρο Ελέγχου, υπάρχει όμως η δυνατότητα και τοπικού χειρισμού είτε από τοπικές μονάδες ελέγχου είτε από μια Κονσόλα Τεχνικής Υποστήριξης.

Σχήμα 35

Στο σχήμα 35 φαίνεται το διάγραμμα του Κέντρου Λήψης με την μια τεχνική κονσόλα.

Το κέντρο Λήψης βρίσκεται στην περιοχή Κοτύχι του νομού Ηλείας και καταλαμβάνει έκταση 910 στρέμματα.

Οι δέκτες είναι EDDYSTONE τοποθετημένοι σε racks, 33 τον αριθμό. Συντονίζονται αυτόματα στη συχνότητα που λαμβάνουν από το κέντρο διαχείρισης στην Αγία Παρασκευή.

ΔΕΚΤΗΣ EDDYSTONE 6200 /2ACXZ

### ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο δέκτης Eddystone 6200, είναι ένας δέκτης με ψηφιακό συνθετήρα συχνοτήτων πλήρως ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή και καλύπτει την μπάντα από 1600KHz έως 29999,990KHz με μικρότερο βήμα (ανάλυση) αυτό των 10Hz. Έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει σε AM, CW, USB, LSB, και FSK.

Είναι πλήρως τηλεχειριζόμενος μέσω της θύρας RS 232 είτε από υπολογιστή, είτε από την ειδική συσκευή τηλεχειρισμού, που έχει εγκατασταθεί στο κέντρο εκπομπής.

Έχει την δυνατότητα αποθήκευσης 99 καναλιών με όλες τις παραμέτρους τους, και μπορεί να χρησιμοποιήσει σε λειτουργία σάρωσης σε συνδυασμό με το κύκλωμα AUDIO SQUELCH και το κύκλωμα ανίχνευσης σήματος που διαθέτει.

Μέσα στο λογισμικό του μικροεπεξεργαστή είναι ενσωματωμένες ρουτίνες ελέγχου της καλής λειτουργίας της συσκευής (BITE) οι οποίες ελέγχουν τη διαδρομή του σήματος και μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό πιθανής βλάβης στο επίπεδο πλακέτας.

Στο παρακάτω σχήμα 36 φαίνεται το τοπογραφικό (κάτοψη) του Κέντρου Λήψης.

Σχήμα 36

Σχήμα 37

Σχήμα 38

Στις φωτογραφίες των σχημάτων 37 και 38 φαίνονται η κτιριακή εγκατάσταση του Κέντρου Λήψης και τα ικριώματα (racks) με τους δέκτες.

Αντίστοιχη πετρελαιομηχανή μικρότερης όμως ισχύος από τις αντίστοιχες του Κέντρου Εκπομπής εξασφαλίζει την επάρκεια ενέργειας του Κέντρου Λήψης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος όπως φαίνεται στη φωτογραφία του σχήματος 39.

Σχήμα 39

5. Όρια Ασφαλείας Έκθεσης Πληθυσμού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 0Hz – 300GHz.

Για την ασφαλή έκθεση του ανθρώπου σε Η/Μ ακτινοβολία που προέρχεται από κεραίες έχουν εκδοθεί βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς από διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

- Σε συστάσεις που έχει εκδόσει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization – WHO): «Guidelines for limiting exposure to time-varying electric magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)», Health Physics, April 1998.

- Στη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)», 1999/519/EC, Official Journal of the European Communities issue L199/64, 30-7-1999.

Στην Ελλάδα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 53571/3839, ΦΕΚ 1105Β/6/9/2000 με θέμα: «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Η ΚΥΑ υιοθετεί την ανωτέρω Ευρωπαϊκή Σύσταση και επιπλέον ορίζει στην Παρ. 5 του Άρθρου 6 ότι τα όρια έκθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 80% των τιμών που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύσταση. Στη ΚΥΑ καθορίζονται βασικοί περιορισμοί, που βασίζονται απευθείας στις εξακριβωμένες επιδράσεις στην υγεία και τις βιολογικές επιδράσεις. Ανάλογα με τη συχνότητα οι βασικοί περιορισμοί τίθενται για τα μεγέθη της μαγνητικής ροής (Β), της πυκνότητας ρεύματος (J), του ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) και της πυκνότητας ισχύος (S).

5.1. Βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς

Για την εφαρμογή περιορισμών που βασίζονται στην εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων στην υγεία από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς.

Σημείωση

Οι βασικοί αυτοί περιορισμοί και τα επίπεδα αυτά αναφοράς για τον περιορισμό της έκθεσης καταρτίστηκαν ύστερα από διεξοδική ανασκόπηση όλης της δημοσιευμένης επιστημονικής βιβλιογραφίας. Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την ανασκόπηση έχουν σκοπό να αξιολογηθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ως βάσεις για τους προτεινόμενους περιορισμούς έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν μόνον οι αποδεδειγμένες επιδράσεις. Δεν θεωρήθηκε ότι έχει αποδειχθεί η πρόκληση καρκίνου από μακροχρόνια έκθεση σε ELF. Ωστόσο, επειδή μεταξύ των οριακών τιμών για τις οξείες επιπτώσεις και των βασικών περιορισμών υπάρχουν συντελεστές ασφαλείας μεγέθους περίπου 50, με την παρούσα απόφαση καλύπτονται σιωπηρά οι ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ολοκλήρου του φάσματος συχνοτήτων.

Βασικοί περιορισμοί :

Οι περιορισμοί έκθεσης σε χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία που βασίζονται άμεσα σε αποδεδειγμένες επιπτώσεις στην υγεία και σε βιολογικές μελέτες ορίζονται ως βασικοί περιορισμοί. Ανάλογα με τη συχνότητα του πεδίου, τα φυσικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν αυτούς τους περιορισμούς είναι η μαγνητική επαγωγή (Β), η πυκνότητα ρεύματος (J), ο ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR) και η πυκνότητα ισχύος (S). Η μαγνητική επαγωγή και η πυκνότητα ισχύος μπορούν να μετρηθούν εύκολα σε ένα εκτιθέμενο άτομο.

Eπίπεδα αναφοράς :

Τα επίπεδα αυτά χρησιμοποιούνται για την πρακτική εκτίμηση της έκθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των βασικών περιορισμών. Ορισμένα επίπεδα αναφοράς προέρχονται από σχετικούς βασικούς περιορισμούς, με τη χρήση μετρήσεων ή/και διαδικασιών υπολογισμού, ενώ άλλα περιλαμβάνουν την αντίληψη και και τις δυσμενείς έμμεσες επιπτώσεις της έκθεσης σε ΗΜΠ. Τα παράγωγα φυσικά μεγέθη είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε), η ένταση μαγνητικού πεδίου (Β), η πυκνότητα ισχύος (S) και το ρεύμα των άκρων (IL). Τα μεγέθη που ορίζουν την αντίληψη και άλλες έμμεσες επιδράσεις είναι το ρεύμα επαφής (Ic) και για παλμικά πεδία, η ειδική απορρόφηση ενέργειας (SA).

Υπενθυμίζουμε τους εξής ορισμούς φυσικών μεγεθών.

Πυκνότητα ρεύματος (J) : ορίζεται ως το ρεύμα που διέρχεται από μοναδιαία διατομή τρισδιάτατου αγωγού, όπως το ανθρώπινο σώμα κάθετα από τη διεύθυνση του και εκφράζεται σε αμπέρ ανά τετραγωνικό μέτρο (A/m2).

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου : είναι το διανυσματικό μέγεθος (Ε) που αντιστοιχεί στη δύναμη που ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο, ανεξάρτητα από την κίνηση του στο χώρο. Εκφράζεται σε βολτ ανά μέτρο (V/m).

Ένταση μαγνητικού πεδίου : είναι ένα διανυσματικό μέγεθος (Η), το οποίο σε συνδυασμό με την μαγνητική επαγωγή, ορίζει ένα μαγνητικό πεδίο σε κάθε σημείο του χώρου. Εκφράζεται σε αμπέρ ανά μέτρο (A/m).

Μαγνητική επαγωγή: είναι ένα διανυσματικό μέγεθος (Β), από το οποίο εξαρτάται η δύναμη που ασκείται σε κινούμενα φορτία και εκφράζεται σε τέσλα (Τ). Στον κενό χώρο και στα βιολογικά υλικά, μπορεί να γίνει μετατροπή της μαγνητικής επαγωγής σε ένταση του μαγνητικού πεδίου και αντίστροφα, βάσει του τύπου 1Am-1 = 4π10-3.

Πυκνότητα ισχύος (S): είναι το μέγεθος που χρησιμοποιείται για πολύ υψηλές συχνότητες, όταν το βάθος της διείσδυσης στο σώμα είναι μικρό. Πρόκειται για την ισχύ ακτινοβολίας που προσπίπτει κάθετα σε μια επιφάνεια, διαιρούμενη με το εμβαδόν της επιφάνειας, εκφράζεται δε σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m2).

Ειδική απορρόφηση ενέργειας (SA): ορίζεται ως η ενέργεια που απορροφάται ανά μονάδα βάρους βιολογικού ιστού και εκφράζεται σε joule ανά χιλιόγραμμο. (J/Kg). Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό μη θερμικών επιπτώσεων από την ακτινοβολία παλμικών μικροκυμάτων.

Ρυθμός ειδικής απορρόφησης ενέργειας (SAR): Υπολογίζεται ως μέσος όρος για όλο το σώμα ή για μέρη αυτού, ορίζεται ως η ταχύτητα με την οποία η ενέργεια που απορροφάται ανά μονάδα βάρους από ιστούς του σώματος, εκφράζεται δε σε βατ ανά χιλιόγραμμο (W/Kg). O SAR για όλο το σώμα, για την αξιολόγηση και τον περιορισμό της υπερβολικής απόθεσης ενέργειας σε μικρά μέρη του σώματος που οφείλεται σε ειδικές συνθήκες έκθεσης, απαιτούνται και τοπικές τιμές του SAR. Παραδείγματα παρόμοιων συνθηκών είναι το γειωμένο άτομο που εκτίθεται σε ραδιοσυχνότητες του χαμηλού φάσματος MHz και άτομα που εκτίθενται σε πεδία πλησίν κεραιών.

Σε κάθε κατάσταση έκθεσης, οι μετρούμενες ή υπολογιζόμενες τιμές πολλών από αυτά τα μεγέθη μπορούν να συγκριθούν με το αντίστοιχο επίπεδο αναφοράς. Η συμμόρφωση με το επίπεδο αναφοράς εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον αντίστοιχο βασικό περιορισμό. Εάν η μετρούμενη τιμή υπερβαίνει το επίπεδο αναφοράς, δεν έπεται κατ’ ανάγκη ότι στο σημείο που μετρήθηκε η τιμή θα σημειώνεται και υπέρβαση του βασικού περιορισμού. Πάντως, σε μια τέτοια περίπτωση, γίνεται άμεσος έλεγχος του βασικού περιορισμού.

Αν και στην παρούσα απόφαση δεν προβλέπονται ποσοτικοί περιορισμοί για στατικά πεδία, συνίσταται η αποφυγή ενοχλητικών επιφανειακών ηλεκτρικών φορτίων και εκνευριστικών ή ενοχλητικών εκκενώσεων σπινθήρων

Ορισμένα μεγέθη, όπως η μαγνητική επαγωγή (B) και η πυκνότητα ισχύος (S) χρησιμοποιούνται τόσο για τους βασικούς περιορισμούς όσο και για τα επίπεδα αναφοράς, σε ορισμένες συχνότητες.

# Σημειώσεις

- f είναι η συχνότητα σε Hz.

- Ο βασικός περιορισμός της πυκνότητας ρεύματος αποσκοπεί στη προστασία από τις επιπτώσεις της άμεσης έκθεσης στους ιστούς του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ)  της κεφαλής και του κορμού του σώματος και εμπεριέχει έναν παράγοντα ασφαλείας. Οι βασικοί περιορισμοί για τα πεδία ELF βασίζονται στις διαπιστωμένες δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν στο ΚΝΣ. Οι οξείες αυτές επιπτώσεις είναι σχεδόν ακαριαίες και δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις που να συνηγορούν υπέρ αλλαγής των βασικών περιορισμών για τη βραχυχρόνια έκθεση. Επειδή όμως αυτοί αναφέρονται σε δυσμενείς επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ο συγκεκριμένος βασικός περιορισμός μπορεί να επιτρέπει και μεγαλύτερες πυκνότητες ρεύματος σε άλλους ιστούς του σώματος υπό τις ίδιες συνθήκες έκθεσης.

- Λόγω της ηλεκτρικής ανομοιογένειας του σώματος, οι πυκνότητες ρεύματος πρέπει να εκφράζονται ως μέσος όρος επί διατομής εμβαδού 1cm2 κάθετης προς τη διεύθυνση του ρεύματος.

- Για συχνότητες έως 100KHz οι τιμές αιχμής της πυκνότητας του ρεύματος κορυφής μπορούν να υπολογιστούν με πολλαπλασιασμό της τιμής rms με 21/2((1.414). Για παλμούς διάρκειας tμ  η αντίστοιχη συχνότητα η εφαρμοστέα στους βασικούς περιορισμούς υπολογίζεται με τον τύπο t=1/(2tp).

- Για συχνότητες έως 100KHz και για παλμικά μαγνητικά πεδία, η μέγιστη πυκνότητα ρεύματος που προκύπτει από τους παλμούς μπορεί να υπολογιστεί από το χρόνο ανόδου/καθόδου και τον μέγιστο ρυθμό αλλαγής της πυκνότητας της μαγνητικής ροής. Η πυκνότητα του επαγωγικού ρεύματος μπορεί στη συνέχεια να συγκριθεί με τον αντίστοιχο βασικό περιορισμό.

- Θα πρέπει να εξάγεται ο μέσος όρος όλων των τιμών SAR για εξάλεπτες  χρονικές περιόδους.

- Ο τοπικός SAR υπολογίζεται ως μέσος όρος επί μάζας 10g παρακειμένων ιστών. Ο μεγαλύτερος SAR που προκύπτει κατ, αυτόν τον τρόπο πρέπει να αποτελεί την τιμή που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της έκθεσης. Τα εν λόγω 10g ιστού υπονοούν συνεχόμενη μάζα ιστού με σχεδόν ομοιογενείς ηλεκτρικές ιδιότητες. Αναγνωρίζεται ότι η έννοια της συνεχόμενης μάζας ιστού είναι χρήσιμη για τους δοσιμετρικούς υπολογισμούς αλλά παρουσιάζει δυσκολίες όσον αφορά τις άμεσες φυσικές μετρήσεις. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται απλά γεωμετρικά σχήματα (π.χ. κυβικά μέρη αυτών) αρκεί οι υπολογιζόμενες δοσιμετρικές ποσότητες να έχουν συντηρητικές τιμές σε σχέση με τις κατευθηντήριες γραμμές για τα επίπεδα έκθεσης.

- Για παλμούς διάρκειας tp η αντίστοιχη συχνότητα που πρέπει να εφαρμοστεί στους βασικούς περιορισμούς πρέπει να υπολογίζεται ως f=1/(2tp). Εκτός αυτού, για παλμικές εκθέσεις, στη ζώνη συχνοτήτων 0.3 έως 10GHz και για τοπικές εκθέσεις της κεφαλής, προκειμένου να περιοριστούν και να αποφευχθούν επιδράσεις στην ακοή που προκαλούνται από τη θερμοελαστική διαστολή, πρέπει να εφαρμόζεται ένας συμπληρωματικός βασικός περιορισμός: ότι η ειδική απορρόφηση SA) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2mJKg-1 στον μέσο όρο των 10g ιστού.

Γενικοί όροι

Ως γενικός πληθυσμός (ή γενικώς “κοινό”), νοούνται όλοι οι άνθρωποι πλην των ασχολούμενων επαγγελματικά στις εγκαταστάσεις του αντίστοιχου σταθμού.

Βασικοί περιορισμοί

Ανάλογα με τη συχνότητα, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη (δοσιμετρικά/εκθεσιμετρικά μεγέθη), για τον προσδιορισμό των βασικών περιορισμών όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

- Για συχνότητες από 0έως 1Hz προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για την πυκνότητα ρεύματος, για την πρόληψη επιπτώσεων στο καρδιαγγειακό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα

- Για συχνότητες από 1Hz έως 10MHz, προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για την πυκνότητα ρεύματος, για την πρόληψη επιπτώσεων σε λειτουργίες του νευρικού συστήματος.

- Για συχνότητες από 100KHz έως 10GHz, προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για τον SAR, για την πρόληψη θερμοπληξίας ολόκληρου του σώματος και της υπερβολικής τοπικής θέρμανσης των ιστών.

- Για συχνότητες από 10ΓHz έως 300GHz, προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για την πυκνότητα ισχύος, για την πρόληψη της θέρμανσης των ιστών. Στην επιφάνεια του σώματος ή κοντά της.

Σημειώνεται ότι στην κοινή περιοχή των περιπτώσεων b και c για συχνότητες από 100KHz έως 10MHz, προβλέπονται περιορισμοί και για την πυκνότητα ρεύματος και για τον SAR.

Οι προαναφερόμενοι  βασικοί περιορισμοί περιέχονται στον πίνακα.

Έχουν ληφθεί έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες που υπάρχουν όσον αφορά την ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τις διαφορές όσον αφορά την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του κοινού.

Επίπεδα αναφοράς

Για λόγους σύγκρισης με τις τιμές των μετρούμενων μεγεθών, προβλέπονται επίπεδα αναφοράς όσον αφορά την έκθεση. Η τήρηση όλων των προτεινόμενων επιπέδων αναφοράς εξασφαλίζει την τήρηση των βασικών περιορισμών.

Εάν οι μετρούμενες τιμές είναι μεγαλύτερες από τα επίπεδα αναφοράς, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως και υπέρβαση των βασικών περιορισμών. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμάται κατά πόσον τα επίπεδα έκθεσης είναι χαμηλότερα από τους βασικούς περιορισμούς.

Τα επίπεδα αναφοράς για τον περιορισμό της έκθεσης  προέρχονται από τους βασικούς περιορισμούς, υπό συνθήκες μέγιστης σύζευξης του πεδίου με το εκτιθέμενο σε αυτό άτομο, παρέχοντας έτσι το μέγιστο βαθμό προστασίας. Στο πίνακα παρέχεται μια σύνοψη των επιπέδων αναφοράς. Τα επίπεδα αναφοράς αποτελούν γενικά μέσες τιμές για όλο το σώμα του εκτιθέμενου ατόμου, με τη σημαντική όμως προυπόθεση ότι δεν θα γίνεται υπέρβαση των βασικών περιορισμών τοπικής έκθεσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η έκθεση επικεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως π.χ. με τα κινητά τηλέφωνα και το ανθρώπινο κεφάλι, η χρήση των επιπέδων αναφοράς δεν ενδείκνυται. Στις περιπτώσεις αυτές, θα αξιολογείται άμεσα η συμμόρφωση με τους βασικούς περιορισμούς τοπικής έκθεσης.

Επίπεδα πεδίων

Καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

# Σημειώσεις

- f είναι η συχνότητα σε Hz ή KHz ή MHz, ανάλογα με το πώς ορίζεται στο κελί του πίνακα που βρίσκεται στην ίδια γραμμή και στη στήλη της ζώνης συχνοτήτων.

- Για συχνότητες από 100KHz έως 10GHz τα Seq, E2, H2 και Β2 πρέπει να εκφράζονται ως μέσος όρος για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας 6 λεπτών.

- Για συχνότητες που υπερβαίνουν τα 10GHz τα Seq, E2, H2 και Β2 πρέπει να εκφράζονται ως μέσος όρος για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας 68/f1.05 λεπτών (f σε GHz).

- Δεν ορίζεται τιμή πεδίου Ε για συχνότητες <1Hz , που είναι στην πραγματικότητα στατικά ηλεκτρικά πεδία. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η ενοχλητική αίσθηση επιφανειακών ηλεκτρικών φορτίσεων δεν γίνεται αντιληπτή σε πεδία με ένταση μικρότερη από 25KV/m. Πρέπει να αποφεύγονται οι εκνευριστικές ή ενοχλητικές εκκενώσεις σπινθήρων.

- Δεν ορίζονται μεγαλύτερα επίπεδα αναφοράς για τη βραχυχρόνια έκθεση σε πεδία ELF. Σε πολλές περιπτώσεις, και αν ακόμη οι μετρούμενες τιμές υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς, δεν έπεται κατ ανάγκη και υπέρβαση του βασικού περιορισμού. Εφόσον αποφεύγονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία από τις έμμεσες επιδράσεις της έκθεσης, είναι παραδεκτή η υπέρβαση των γενικών επιπέδων αναφοράς για το κοινό, αρκεί να μην παραβιάζεται και ο βασικός περιορισμός της πυκνότητας ρεύματος. Σε πολλές περιπτώσεις που απαντούν στην πράξη, η έκθεση σε εξωτερικά πεδία ELF στα επίπεδα αναφοράς επάγει πυκνότητες ρεύματος στο ΚΝΣ χαμηλότερες από τους βασικούς περιορισμούς. Αναγνωρίζεται επίσης ότι πλείστες όσες κοινότατες συσκευές εκπέμπουν εντοπισμένα πεδία καθ’ υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς. Συνήθως όμως αυτό συμβαίνει υπό συνθήκες έκθεσης τέτοιες ώστε, λόγω ασθενούς  σύζευξης μεταξύ πεδίου και σώματος, να μην σημειώνεται υπέρβαση των βασικών περιορισμών.

- Για τις τιμές αιχμής ισχύουν τα ακόλουθα επίπεδα αναφοράς για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε (V/m), την ένταση του μαγνητικού πεδίου H (A/m) και την μαγνητική επαγωγήB (μ/Τ) :

  - Για συχνότητες έως 100KHz, οι τιμές αιχμής αναφοράς προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των αντίστοιχων τιμών rms με 21/2(-1.414). Για παλμούς διάρκειας tp η αντίστοιχη εφαρμοστέα συχνότητα υπολογίζεται ως f=1/(2tp).

  - Για συχνότητες από 100KHz έως 10ΜΗz οι τιμές αιχμής αναφοράς προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των αντίστοιχων τιμών rms με 10α όπου α=0.665log(f/105)+0.176, με τη συχνότητα f εκφρασμένη σε KHz.

  - Για συχνότητες από 10MHz έως 300GHz, οι τιμές αιχμής αναφοράς προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των αντίστοιχων τιμών rms με το 32.

    - Γενικά, προκειμένου για παλμικά ή/και παροδικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων, υπάρχουν βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς εξαρτώμενα από τη συχνότητα, βάσει των οποίων μπορούν να αποτιμηθούν οι κίνδυνοι και να καταρτιστούν κατευθηντήριες γραμμές για την έκθεση σε παλμικές ή και παροδικές πηγές. Η συντηρητική προσέγγιση παριστά το παλμικό ή παροδικό σήμα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ως φάσμα Fourier των συνιστωσών του σε κάθε ζώνη συχνοτήτων, οι οποίες ακολούθως συγκρίνονται με τα επίπεδα αναφοράς για τις οικείες συχνότητες. Οι αθροιστικοί τύποι για την ταυτόχρονη έκθεση σε πεδία πολλαπλών συχνοτήτων μπορούν να εφαρμοστούν και για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους βασικούς περιορισμούς.

    - Μολονότι υπάρχουν λίγες μόνο πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις βιολογικές επιπτώσεις με τις τιμές αιχμής παλμικών πεδίων, για τις συχνότητες που υπερβαίνουν  τα MHz προτείνεται ο μέσος της Seq εφ όλου του εύρους του παλμού να μην υπερβαίνει το 1000πλάσιο των επιπέδων αναφοράς, ή οι εντάσεις των πεδίων να μην υπερβαίνουν το 32πλάσιο των επιπέδων αναφοράς για την ένταση του πεδίου. Για συχνότητες από 0.3GHz, καθώς και για τοπική έκθεση της κεφαλής, με στόχο τον περιορισμό ή την αποφυγή επιπτώσεων στην ακοή λόγω της θερμοελαστικής διαστολής, πρέπει να περιοριστεί η ειδική απορρόφηση ενέργειας λόγω των παλμών. Σε αυτή τη ζώνη συχνοτήτων, η οριακή τιμή SA 4-16mJKg-1 για την πρόκληση αυτής της επίπτωσης αντιστοιχεί για παλμούς 30μς, σε τιμές αιχμής SAR 130-520WKg-1 στον εγκέφαλο. Από 10KHz έως 10MHz, οι πολλαπλασιαστικοί συντελεστές που δίνουν τις τιμές κορυφής για την ένταση πεδίων υπολογίζονται με παρεμβολή μεταξύ 1.5 για 100KHz και 32 σε 10MHz.

Με γνώμονα τους βασικούς περιορισμούς, η ΚΥΑ υπαγορεύει επίπεδα αναφοράς με τα οποία εκτιμάται πρακτικά εάν οι βασικοί περιορισμοί πρόκειται να παραβιαστούν. Στους πίνακες 2.1, 3.1  παρουσιάζονται οι βασικοί περιορισμοί και στους πίνακες 2.2, 3.2 τα επίπεδα αναφοράς. Τα μεγέθη που εμφανίζονται στους πίνακες 2.2, 3.2 επιπλέον, είναι της έντασης ηλεκτρικού πεδίου (Ε), της έντασης του μαγνητικού πεδίου (H) και της ισοδύναμης πυκνότητας ισχύος επίπεδου κύματος (Seq).

Πίνακας 2.1 - Βασικοί περιορισμοί σύμφωνα με την ΚΥΑ 53571/3839.

(Έκθεση στο Γενικό Πληθυσμό)

| Συχνότητα * (Hz) | Ένταση Μαγνητικής Ροής (mT) | Ενεργός τιμή της πυκν/τας ρεύματος (mA/m2) | Μέσος SAR (ολόκληρο το σώμα ) (W/Kg) | Τοπικός SAR (κεφαλή κορμός) (W/Kg) | Τοπικός SAR (άκρα) (W/Kg) | Πυκνότητα Ισχύος (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40 |  |  |  |  |  |
| >0-1 |  | 8 |  |  |  |  |
| 1-4 |  | 8/f |  |  |  |  |
| 4-1000 |  | 2 |  |  |  |  |
| 1000 - 100Κ |  | f/500 |  |  |  |  |
| 100Κ – 10Μ |  | f/500 | 0.08 | 2 | 4 |  |
| 10Μ – 10G |  |  | 0.08 | 2 | 4 |  |
| 10G – 300G |  |  |  |  |  | 10 |

* f είναι η συχνότητα σε Hz ή kHz ή MHz ανάλογα με το πώς ορίζεται στο κελί του πίνακα που βρίσκεται στην ίδια γραμμή και την στήλη της ζώνης συχνοτήτων

Πίνακας 2.2 – Επίπεδα αναφοράς σύμφωνα με την ΚΥΑ 53571/3839.

(Έκθεση στο Γενικό Πληθυσμό)

| Συχνότητα (Hz) | Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (V/m) | Ένταση Μαγνητικού Πεδίου (Η) (A/m) | Ένταση Μαγνητικής Ροής (Β) (μΤ) | Ισοδύναμη Πυκνότητα Ισχύος επιπέδου κύματος (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 1 |  | 3.2x104 | 4x104 |  |
| 1 - 8 | 10000 | 3.2x104/f2 | 4x104/f2 |  |
| 8 - 25 | 10000 | 4000/f | 5000/f |  |
| 0.025K – 0.8K | 250/f | 4/f | 5/f |  |
| 0.8K – 3K | 250/f | 5 | 6.25 |  |
| 3K – 150K | 87 | 5 | 6.25 |  |
| 0.15M – 1M | 87 | 0.73/f | 0.92/f |  |
| 1M – 10M | 87f1/2 | 0.73/f | 0.92/f |  |
| 10M – 400M | 28 | 0.073 | 0.092 | 2 |
| 400M – 2000M | 1.375f1/2 | 0.0037f1/2 | 0.0046f1/2 | f/200 |
| 2G – 300G | 61 | 0.16 | 0.20 | 10 |

* f είναι η συχνότητα σε Hz ή kHz ή MHz ανάλογα με το πώς ορίζεται στο κελί του πίνακα που βρίσκεται στην ίδια γραμμή και την στήλη της ζώνης συχνοτήτων

Πίνακας 3.1 - Βασικοί περιορισμοί σύμφωνα με την ΚΥΑ 53571/3839.

(Έκθεση στο Προσωπικό που εργάζεται στο χώρο)

| Συχνότητα * (Hz) | Ένταση Μαγνητικής Ροής (mT) | Ενεργός τιμή της πυκν/τας ρεύματος (mA/m2) | Μέσος SAR (ολόκληρο το σώμα ) (W/Kg) | Τοπικός SAR (κεφαλή κορμός) (W/Kg) | Τοπικός SAR (άκρα) (W/Kg) | Πυκνότητα Ισχύος (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40 |  |  |  |  |  |
| >0-1 | 40 |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 40/f |  |  |  |  |  |
| 4-1000 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1000 - 100Κ | f/100 |  |  |  |  |  |
| 100Κ – 10Μ | f/100 | 0.4 | 5 | 20 |  |  |
| 10Μ – 10G |  | 0.4 | 5 | 20 |  |  |
| 10G – 300G |  |  |  |  | 50 | 10 |

* f είναι η συχνότητα σε Hz ή kHz ή MHz ανάλογα με το πώς ορίζεται στο κελί του πίνακα που βρίσκεται στην ίδια γραμμή και την στήλη της ζώνης συχνοτήτων

Πίνακας 3.2 – Επίπεδα αναφοράς σύμφωνα με την ΚΥΑ 53571/3839.

(Έκθεση στο Προσωπικό που εργάζεται στο χώρο)

| Συχνότητα (Hz) | Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (V/m) | Ένταση Μαγνητικού Πεδίου (Η) (A/m) | Ένταση Μαγνητικής Ροής (Β) (μΤ) | Ισοδύναμη Πυκνότητα Ισχύος επιπέδου κύματος (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 1 |  | 1.63x105 | 2x105 |  |
| 1 - 8 | 20000 | 1.63x105/f2 | 2x105/f2 |  |
| 8 - 25 | 20000 | 2x104/f | 2.5x104/f |  |
| 0.025K – 0.82K | 500/f | 20/f | 25/f |  |
| 0.82K – 65K | 610 | 24.4 | 30.7 |  |
| 0.065M – 1M | 610 | 1.6/f | 2.0/f |  |
| 1M – 10M | 610/f | 1.6/f | 2.0/f |  |
| 10M – 400M | 61 | 0.16 | 0.2 | 10 |
| 400M – 2000M | 3f1/2 | 0.008f1/2 | 0.01f1/2 | f/40 |
| 2G – 300G | 137 | 0.36 | 0.45 | 50 |

* f είναι η συχνότητα σε Hz ή kHz ή MHz ανάλογα με το πώς ορίζεται στο κελί του πίνακα που βρίσκεται στην ίδια γραμμή και την στήλη της ζώνης συχνοτήτων

Οι συχνότητες λειτουργίας των κεραιών του σταθμού Κ.Ε.ΠΑ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ, όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, κυμαίνονται από 1,6 MHz έως 30 MHz. Για αυτές τις συχνότητες λειτουργίας τα αντίστοιχα επίπεδα αναφοράς καθώς επίσης και ο επιπλέον περιορισμός του 80% των τιμών αναγράφονται στον πίνακα 4. Από τον πίνακα 4 φαίνεται ότι τα αυστηρότερα επίπεδα αναφοράς προσδιορίζονται για συχνότητες μεγαλύτερες από 10 MHz.

| Πίνακας 4 – Ανώτατες τιμές πυκνότητας ισχύος σύμφωνα με την ΚΥΑ 53571/3839. |
| --- |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f (MHz) | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Ε (V/m) | 80% ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Ε (V/m) | ΕΝΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Η (Α/m) | ΕΝΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ Β (μΤ) | ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Seq (W/m2) | 80% ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Seq (W/m2) |
| 1 | 87 | 70 | 0,73 | 0,011 | - | - |
| 2 | 62 | 49 | 0,37 | 0,015 | - | - |
| 3 | 50 | 40 | 0,24 | 0,018 | - | - |
| 4 | 44 | 35 | 0,18 | 0,021 | - | - |
| 5 | 39 | 31 | 0,15 | 0,024 | - | - |
| 6 | 36 | 28 | 0,12 | 0,026 | - | - |
| 7 | 33 | 26 | 0,10 | 0,028 | - | - |
| 8 | 31 | 25 | 0,09 | 0,030 | - | - |
| 9 | 29 | 23 | 0,08 | 0,032 | - | - |
| 10 | 28 | 22,4 | 0,07 | 0,033 | - | - |
| 10 - 400 | 28 | 22,4 | 0,073 | 0,092 | 2 | 1,6 |

6. Ελάχιστες Αποστάσεις Ασφαλείας.

Στην ΚΥΑ 53571/3839 καθορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την προστασία του κοινού από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Όλες οι εταιρείες που εγκαθιστούν κεραίες είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τεχνική μελέτη ραδιοεκπομπών στην οποία να αποδεικνύουν ότι η ακτινοβολία που προέρχεται από τις κεραίες δεν ξεπερνά το όριο ασφάλειας. . Η ΕΕΑΕ εκδίδει γνωμάτευση για τις υποβαλλόμενες μελέτες. Η ΕΕΑΕ έχει εκδόσει υποδείγματα για την εκπόνηση τεχνικών μελετών ραδιοεκπομπών για κεραίες σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, μικροκυματικές κεραίες  σημειακών ζεύξεων και κεραίες επίγειων δορυφορικών σταθμών. Οι υποβαλλόμενες στην Ε.Ε.Α.Ε. μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τα εν λόγω υποδείγματα.

Η ΕΕΑΕ δεν έχει εκδόσει υποδείγματα τεχνικών μελετών για άλλου τύπου κεραίες. Για τις κεραίες του σταθμού εφαρμόζεται το υπόδειγμα τεχνικής μελέτης για κεραίες σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας. Στο εν λόγω υπόδειγμα προσδιορίζονται:

| (α) | οι κρίσιμες ή ελάχιστες αποστάσεις Rm και Rs που αναφέρονται στον κύριο λοβό και στον μεγαλύτερο δευτερεύοντα πλευρικό αντίστοιχα της κεραίας |
| --- | --- |
| (β) | κατασκευάζονται περιβάλλουσες του διαγράμματος ακτινοβολίας στον οριζόντιο και στο κάθετο επίπεδο |

6.1. Κρίσιμες ή Ελάχιστες Αποστάσεις.

Οι κρίσιμες ή ελάχιστες αποστάσεις Rm και Rs σύμφωνα με τους κάτωθι τύπους:

|  | (1) |
| --- | --- |

όπου,

- Smax: το επίπεδο αναφοράς της πυκνότητας ισχύος

- P: η ισχύς στην είσοδο της κεραίας

- Gm: η απολαβή της κεραίας

|  | (2) |
| --- | --- |

όπου,

- Smax: το επίπεδο αναφοράς της πυκνότητας ισχύος

- P: η ισχύς στην είσοδο της κεραίας

- Gs: η απολαβή του μεγαλύτερου δευτερεύοντα λοβού

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω υπολογίστηκαν οι κρίσιμες αποστάσεις Rm και Rs για τις κεραίες για διαφορετικές συχνότητες λειτουργίας και διαφορετική ισχύ εκπομπής 10kW, 8kW και 5kW. Τα αποτελέσματα αναγράφονται στους πίνακες 5, 6 και 7:

| Πίνακας 5. Υπολογισμός Κρίσιμων Αποστάσεων για Ισχύ Εκπομπής 10kW |
| --- |
| A/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PE | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | ANDREW 3001-4L-4 Mode 1 | ANDREW 3001-4L-4 Mode 2 | ANDREW 3001-4L-4 Mode 2 | TCI 540-2-04 | TCI 540-2-04 | TCI 540-2-04 |
| f | 2 | 4 | 30 | 3,6 | 8 | 16 |
| φ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ3dB | 100 | 40 | 20 | 40 | 32 | 23 |
| L | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| HTOWER | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| HANT | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Gm | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Gm=10(dbi/10) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Gs=10(dbi/10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| θS | 30 | 5 | 0 | 10 | 60 | 30 |
| α | 40 | 15 | 10 | 20 | 70 | 40 |
| Ψe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ψm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ω | 70 | 82,5 | 85 | 80 | 55 | 70 |
| EIRP | 50118,7 | 50118,7 | 50118,7 | 50118,7 | 50118,7 | 50118,7 |
| Seq | 18,0 | 6,0 | 1,6 | 7,5 | 2,2 | 1,6 |
| Rm | 29,8 | 51,6 | 99,9 | 46,1 | 85,2 | 99,9 |
| Rs | 13,3 | 23,0 | 44,6 | 20,6 | 38,0 | 79,3 |

| ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | TCI 550-6-04 | TCI 550-6-04 | TCI 527-8E-04 | TCI 527-8E-04 | ANTENNA PRODUCTS LPH-9 | ANTENNA PRODUCTS LPH-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 2 | 10 | 4 | 12 | 6,5 | 12 |
| φ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ3dB | 23 | 23 | 45 | 30 | 65 | 10 |
| L | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| HTOWER | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| HANT | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Gm | 7,0 | 7,0 | 15,5 | 15,0 | 13,0 | 13,0 |
| Gm=10(dBi/10) | 5 | 5 | 28 | 32 | 20 | 20 |
| Gs | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| Gs=10(dBi/10) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| θs | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| α | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ψe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ω | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| EIRP | 50118,7 | 50118,7 | 281838,3 | 316227,8 | 199526,2 | 199526,2 |
| Seq | 18,0 | 1,6 | 6,0 | 1,6 | 3,0 | 1,6 |
| Rm | 29,8 | 99,9 | 122,3 | 250,8 | 145,5 | 199,2 |
| Rs | 23,6 | 79,3 | 23,0 | 56,2 | 32,6 | 125,7 |

| Πίνακας 6. Υπολογισμός Κρίσιμων Αποστάσεων για Ισχύ Εκπομπής 8kW |
| --- |
| A/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PF | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | ANDREW 3001-4L-4 Mode 1 | ANDREW 3001-4L-4 Mode 2 | ANDREW 3001-4L-4 Mode 2 | TCI 540-2-04 | TCI 540-2-04 | TCI 540-2-04 |
| f | 2 | 4 | 30 | 3,6 | 8 | 16 |
| φ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ3dB | 100 | 40 | 20 | 40 | 32 | 10 |
| L | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| HTOWER | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| HANT | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Gm | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Gm=10(dBi/10) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Gs=10(dBi/10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| θs | 90 | 30 | 10 | 10 | 60 | 10 |
| α | 100 | 40 | 20 | 20 | 70 | 20 |
| ψe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ω | 40 | 70 | 80 | 80 | 55 | 80 |
| EIRP | 40095,0 | 40095,0 | 40095,0 | 40095,0 | 40095,0 | 40095,0 |
| Seq | 18,0 | 6,0 | 1,6 | 7,5 | 2,2 | 1,6 |
| Rm | 26,6 | 46,1 | 89,3 | 41,3 | 76,2 | 89,3 |
| Rs | 11,9 | 20,6 | 39,9 | 18,4 | 34,0 | 79,3 |

| ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | TCI 550-6-04 | TCI 550-6-04 | TCI 527-8E-04 | TCI 527-8E-04 | ANTENNA PRODUCTS LPH-9 | ANTENNA PRODUCTS LPH-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 2 | 10 | 4 | 12 | 6,5 | 12 |
| φ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ3dB | 23 | 23 | 45 | 30 | 65 | 10 |
| L | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| HTOWER | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| HANT | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Gm | 7,0 | 7,0 | 14,5 | 15,0 | 13,0 | 13,0 |
| Gm=10(dBi/10) | 5 | 5 | 28 | 32 | 20 | 20 |
| Gs | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| Gs=10(dBi/10) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| θs | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 3 |
| α | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 13 |
| ψe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ω | 70 | 70 | 70 | 77,5 | 70 | 83,5 |
| EIRP | 40095,0 | 40095,0 | 225470,6 | 252982,2 | 159621,0 | 159621,0 |
| Seq | 18,0 | 1,6 | 6,0 | 1,6 | 3,0 | 1,6 |
| Rm | 26,6 | 89,3 | 109,4 | 224,3 | 130,1 | 178,2 |
| Rs | 21,2 | 70,9 | 20,6 | 50,2 | 29,1 | 112,4 |

| Πίνακας 7. Υπολογισμός Κρίσιμων Αποστάσεων για Ισχύ Εκπομπής 5kW |
| --- |
| A/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PF | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | ANDREW 3001-4L-4 Mode 1 | ANDREW 3001-4L-4 Mode 2 | ANDREW 3001-4L-4 Mode 2 | TCI 540-2-04 | TCI 540-2-04 | TCI 540-2-04 |
| f | 2 | 4 | 30 | 3,6 | 8 | 16 |
| φ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ3dB | 100 | 40 | 20 | 40 | 32 | 23 |
| L | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| HTOWER | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| HANT | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Gm | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Gm=10(dBi/10) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Gs=10(dBi/10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| θS | 30 | 5 | 0 | 10 | 60 | 30 |
| α | 40 | 15 | 10 | 20 | 70 | 40 |
| ψe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ω | 70 | 82,5 | 85 | 80 | 55 | 70 |
| EIRP | 25059,4 | 25059,4 | 25059,4 | 25059,4 | 25059,4 | 25059,4 |
| Seq | 18,0 | 6,0 | 1,6 | 7,5 | 2,2 | 1,6 |
| Rm | 21,1 | 36,5 | 70,6 | 32,6 | 60,2 | 70,6 |
| Rs | 9,4 | 16,3 | 31,5 | 14,6 | 26,9 | 56,1 |

| ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | TCI 550-6-04 | TCI 550-6-04 | TCI 527-8E-04 | TCI 527-8E-04 | ANTENNA PRODUCTS LPH-9 | ANTENNA PRODUCTS LPH-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 2 | 10 | 4 | 12 | 6,5 | 12 |
| φ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ3dB | 23 | 23 | 45 | 30 | 65 | 10 |
| L | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| HTOWER | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| HANT | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Gm | 7,0 | 7,0 | 14,5 | 15,0 | 13,0 | 13,0 |
| Gm=10(dBi/10) | 5 | 5 | 28 | 32 | 20 | 20 |
| Gs | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 |
| Gs=10(dBi/10) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| θs | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| α | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ψe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ψ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ω | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| EIRP | 25059,4 | 25059,4 | 140919,1 | 158113,9 | 99763,1 | 99763,1 |
| Seq | 18,0 | 1,6 | 6,0 | 1,6 | 3,0 | 1,6 |
| Rm | 21,1 | 70,6 | 86,5 | 177,4 | 102,9 | 140,9 |
| Rs | 16,7 | 56,1 | 16,3 | 39,7 | 23,0 | 88,9 |

όπου,

- f: η συχνότητα λειτουργίας σε MHz

- Gm: η απολαβή της κεραίας σε dBi

- Gs: η απολαβή του μεγαλύτερου δευτερεύοντα λοβού σε dBi

- Rm: η κρίσιμη απόσταση ασφαλείας που αναφέρεται στον κύριο λοβό σε μέτρα

- Rs: η κρίσιμη απόσταση ασφαλείας που αναφέρεται στον μεγαλύτερο δευτερεύοντα πλευρικό λοβό σε μέτρα

6.2 Περιβάλλουσες Διαγράμματος Ακτινοβολίας.

Για τις ομοιοκατευθυντικές κεραίες (ΟΜ, OMS. OMN) κατασκευάζεται περιβάλλουσα (σχήμα 1) του διαγράμματος ακτινοβολίας μόνο στο κάθετο επίπεδο σύμφωνα με τον εξής τρόπο:

- Προσδιορίζεται το μέγιστο κέρδος Gm (dbi) στον κύριο λοβό.

- Προσδιορίζεται το μέγιστο κέρδος Gs (dbi) στον μεγαλύτερο δευτερεύοντα πλευρικό λοβό.

- Προσδιορίζεται η γωνία θs μεταξύ των δύο διευθύνσεων, στον κύριο λοβό, στις οποίες το κέρδος έχει την τιμή Gs. Για λόγους ασφαλείας η τιμή της γωνίας προσαυξάνεται κατά 10ο και

- Χαράσσεται το περιβάλλον διάγραμμα το οποίο έχει τη σταθερή τιμή κέρδους Gs με εξαίρεση το άνοιγμα της γωνίας α = θs + 10ο , όπου έχει την τιμή Gm.

Για τις κατευθυντικές κεραίες (LP, RLP) κατασκευάζεται περιβάλλουσα του διαγράμματος ακτινοβολίας και στο οριζόντιο επίπεδο. Για ευκολία θεωρείται ότι και αυτές οι κεραίες είναι ομοιοκατευθυντικές (χειρότερη περίπτωση).

Για συχνότητες λειτουργίας >10MHz υπολογίστηκαν τα μεγέθη θs και α. Οι τιμές αναγράφονται στον πίνακα 8. Δεν υπολογίστηκαν τα μεγέθη θs και α για την ΟΜΝ διότι η κατεύθυνση μέγιστης ακτινοβολίας εφάπτεται του εδάφους.

Πίνακας 8. Περιβάλλουσες Διαγραμμάτων. Υπολογισμός θs και α.

| ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | ΟΜ | OMS | LP | RLP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 30 | 30 | 25 | 30 |
| ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ | 10 | 10 | 30 | 10 |
| ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | 10 | 10 | 15 | 5 |
| ΓΩΝΙΑ ΘS | 10 | 10 | 15 | 3 |
| ΓΩΝΙΑ α | 20 | 20 | 25 | 13 |

Από τις τιμές θs και α που υπολογίστηκαν κατασκευάζονται περιβάλλουσες των διαγραμμάτων ακτινοβολίας για τις οποίες η κατεύθυνση της μέγιστης ακτινοβολίας εφάπτεται του εδάφους.

Σχήμα 1. Περιβάλλουσα διαγράμματος ακτινοβολίας στο κάθετο επίπεδο.

Ελέγχεται αν η απόσταση Η του κέντρου της κεραίας από το σημείο πάκτωσης του ιστού είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο των α) της προβολής του Rm στον ιστό της κεραίας και β) του Rs, προσαυξημένων κατά 2 m. Δηλαδή:

Η παραπάνω συνθήκη εξασφαλίζει ότι σε όλα τα σημεία στο επίπεδο πάκτωσης του ιστού μπορεί να κινείται άνθρωπος ύψους 2m, χωρίς να υπάρχει περίπτωση υπέρβασης των ορίων ασφαλείας.

6.3. Θεωρητική μελέτη

Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση και επεξεργασία των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε την θεωρητική μελέτη που εκπόνησε το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τον Ιανουάριο του 1999 για τον παράκτιο σταθμό του ΟΛΥΜΠΙΑ - ΡΑΔΙΟ υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου ώστε να μπορέσουμε να αντιπαραβάλλουμε και τα αποτελέσματα.

# ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΡΑΔΙΟ

Το κέντρο εκπομπής ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΔΙΟ περιλαμβάνει :

- 26 πομπούς 10KW τύπου H1141/1550 του οίκου GEC MARKONI

- Κεραίες με χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε παρακάτω πίνακα .

- Διάταξη μεταγωγής κεραιών τύπου SLS-4M(20x20) του οίκου DELTA

- Ομοαξονικά καλώδια τύπου 5438 (15/8”) με συνδετήρες του οίκου KABLELWERKEUPEN AG για την σύνδεση των πομπών με τις κεραίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΡΑΔΙΟ

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ | ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | ΑΠΟΛΑΒΗ dBi | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ MHz | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Μέτρα ΜήκοςxΠλάτος xΎψος | ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Μέτρα/ Εξασθένηση dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Περιστρεφόμενη Λογαριθμική- LPH-9 | 13 | 6.5-30 | 23.12x20.12 | 200μέτρα/ 0.58db |
| 4 | Σταθερή Λογαριθμική 527Β-Ν-04 | 15 | 4-30 | 101x125x46 | 500μέτρα/1.18dB |
| 10 | Παγκατευθυντική 540-Ν-04 | 10 | 4-30 | 90.2x90.2x30.2 | 500μέτρα/ 1.18dB |
| 7 | Παγκατευθυντική 3001-4L | 7 | 4-30 | 41.6x36.6 | 500μέτρα/ 1.18dB |

# ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Για τον υπολογισμό της πυκνότητας ισχύος διακρίνουμε δυο περιοχές υπολογισμού, την περιοχή κοντινού πεδίου και την περιοχή του μακρινού πεδίου.

Κοντινό πεδίο

Ο υπολογισμός της έντασης του Ηλεκτρικού και Μαγνητικού πεδίου γίνεται με πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς που προυποθέτουν λεπτομερή στοιχεία της κεραίας όπως διαστάσεις στοιχείων, αποστάσεις στοιχείων, διαστάσεις καλωδίων, τρόπος τροφοδοσίας, κατανομή ρευμάτων κλπ.

Δεδομένου ότι τα λεπτομερή χαρακτηριστικά των κεραιών δεν είναι διαθέσιμα η μελέτη περιλαμβάνει τους υπολογισμούς πυκνότητας ισχύος μόνο για το μακρινό πεδίο.

Για το κοντινό πεδίο θα πρέπει να γίνουν λεπτομερείς μετρήσεις μετά την έναρξη εκπομπής ώστε να προσδιοριστούν οι τιμές έντασης πεδίου.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ | ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | ΑΠΟΛΑΒΗ dBi | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ MHz | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Μέτρα ΜήκοςxΠλάτος xΎψος | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΜΕΤΡΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Περιστρεφόμενη Λογαριθμική- LPH-9 | 13 | 6.5-30 | 23.12x20.12 | 106.9 |
| 4 | Σταθερή Λογαριθμική 527Β-Ν-04 | 15 | 4-30 | 101x125x46 | 3.125 |
| 10 | Παγκατευθυντική 540-Ν-04 | 10 | 4-30 | 90.2x90.2x30.2 | 1.627 |
| 7 | Παγκατευθυντική 3001-4L | 7 | 4-30 | 41.6x36.6 | 339.4 |

Μακρινό πεδίο

Ως μακρινό πεδίο ορίζεται η απόσταση πέρα από την κεραία η οποία υπολογίζεται από τον τύπο

FF = 2D2 / λ			(1)

όπου

FF = απόσταση από την κεραία που αρχίζει το μακρινό πεδίο

D = η μέγιστη διάσταση της κεραίας

λ = το μήκος κύματος ( 4MHz = 75 μέτρα και 30MHz = 10 μέτρα)

Για τον υπολογισμό της πυκνότητας ισχύος θεωρούμε τις χειρότερες συνθήκες εκπομπής συγκεκριμένα :

- Λειτουργούν 16 πομποί σε 24ώρη βάση. Οι πομποί αυτοί χρησιμοποιούν 16 κεραίες με την μεγαλύτερη απολαβή, δηλαδή 4 κεραίες με 15dBi, 3 κεραίες με 13dBi και 9 κεραίες με απολαβή 10 dBi. Η ισχύς εκπομπής των πομπών είναι 10KW.

- Η διάταξη μεταγωγής και τα ομοαξονικά καλώδια εισάγουν εξασθένηση 0.58dB για απόσταση 200 μέτρων και 1.18dB για απόσταση 500 μέτρων.

- Στο μακρινό πεδίο και στο ύψος του εδάφους, λαμβάνεται η μέγιστη τιμή της απολαβής προς όλες τις κατευθύνσεις. Στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει διότι οι λοβοί των κεραιών έχουν μέγιστη τιμή όχι στο ύψος του εδάφους αλλά σε κάποια γωνία ανύψωσης η οποία είναι διαφορετική για κάθε τύπο κεραίας.

- Για τον υπολογισμό του μακρινού πεδίου θεωρούμε συχνότητα 30MHz ( λ = 10 μέτρα) και διάσταση κεραίας την μέγιστη διάσταση από όλες τις κεραίες ( 125 μέτρα, 527Β-Ν04).

- Συνεπώς το μακρινό πεδίο ορίζεται από τον τύπο 2 σε απόσταση 3,125 μέτρα για συχνότητα 30MHz και 416,6 μέτρα για συχνότητα 4MHz.

ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

| ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ KW | ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ dB | ΑΠΟΛΑΒΗ ΚΕΡΑΙΑΣ dBi | EIRP ANA ΚΕΡΑΙΑ KW | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ | ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.18(500m) | 15 | 240.99 | 4 | 963.96 |
| 10 | 0.58(200m) | 13 | 174.58 | 3 | 523.74 |
| 10 | 1.18(500m) | 10 | 76.2 | 9 | 685.87 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 16 | 2.173,57KW |

Ο υπολογισμός της πυκνότητας ισχύος για το μακρινό πεδίο δίδεται από τον τύπο :

S = PTXGTX/4πd2		(2)

Όπου

S = η πυκνότητα ισχύος σε W/m2

PTX = η ισχύς εκπομπής μείον την εξασθένηση του καλωδίου σύνδεσης

GTX = απολαβή κεραίας

d = απόσταση από την κεραία σε μέτρα

Αντικαθιστώντας την ολική τιμή ισχύος 2.173,57KW, που εκπέμπεται ταυτόχρονα και από τις 16 κεραίες, στην εξίσωση 2, υπολογίζουμε την ολική τιμή πυκνότητας ισχύος για διάφορες αποστάσεις, στο μακρινό πεδίο. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται στον πίνακα

ΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ

| ΑΠΟΣΤΑΣΗ Μέτρα m | ΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ W/m2 | ΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 2W/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1627 | 0.06534 | 30 |
| 3125 | 0.01771 | 112 |
| 3500 | 0.01412 | 141 |
| 4000 | 0.01081 | 185 |
| 5000 | 0.00691 | 289 |
| 6000 | 0.00480 | 416 |
| 7000 | 0.00352 | 566 |
| 8000 | 0.00271 | 740 |
| 9000 | 0.00212 | 936 |
| 10000 | 0.00172 | 1156 |

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι στη θέση ΕΠΙΤΑΛΙΟ, που βρίσκεται σε απόσταση 3500 μέτρα από το κέντρο εκπομπής ΟΛΥΜΠΙΑ, η ολική τιμή πυκνότητας ισχύος από την ταυτόχρονη εκπομπή 16 κεραιών και με τις δυσμενέστερες υποθέσεις εκπομπής είναι 141 φορές κάτω από τα επιτρεπτά όρια που καθορίζουν οι προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ENV 50166-2.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι

- Η τιμή πυκνότητας ισχύος στην περιοχή ΕΠΙΤΑΛΙΟ είναι κατώτερη από τα επιτρεπτά όρια του ΕΛΟΤ ENV50166-2 κατά 141 φορές.

- Το ΕΠΙΤΑΛΙΟ βρίσκεται στο μακρινό πεδίο (3500 μέτρα) του κέντρου εκπομπής ΟΛΥΜΠΙΑ.

- Οι υπολογισμοί των τιμών πυκνότητας ισχύος έγιναν με τις πλέον δυσμενέστερες παραδοχές λειτουργίας και εκπομπής από το κέντρο ΟΛΥΜΠΙΑ.

- Για τον υπολογισμό του κοντινού πεδίου απαιτείται λεπτομερής γνώση όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής και λειτουργίας της κεραίας.

- Προτείνεται μετά την έναρξη εκπομπών να γίνουν λεπτομερείς μετρήσεις της πυκνότητας ισχύος στην περιοχή του κέντρου ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Οι μετρήσεις αυτές θα καθορίσουν τις τιμές έντασης πεδίου στους χώρους του κέντρου και περιφερειακά.

7. Περιγραφή Μεθόδου Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Κεραιών.

Οι μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών βασίστηκαν σε μετρήσεις  της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε. Για την μέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε χρησιμοποιήθηκε ένα πεδιόμετρο εξοπλισμένο με αισθητήρα ηλεκτρικού πεδίου. Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού αναγράφονται στο πίνακα 9. Η πειραματική διάταξη για την μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας φαίνεται στο σχήμα . Το πεδιόμετρο με τον αισθητήρα στηρίζονται πάνω σε τρίποδα και σε ύψος 2m από το έδαφος. Κάθε μέτρηση διήρκησε 6 λεπτά. Οι rms τιμές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε διαβάζονται κατευθείαν στην ψηφιακή κλίμακα του πεδιόμετρου. Για κάθε μέτρηση καταγράφτηκαν η μέγιστη (MAX) και η μέση (AVE) τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε για το χρονικό διάστημα της μέτρησης.

Σχήμα 40

Στο σχήμα 40 φαίνεται η πειραματική διάταξη μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών και στο σχήμα 41 μια αντίστοιχη φωτογραφία κατά τη διαδικασία μέτρησης μιας λογαριθμικής κεραίας (LP).

Σχήμα 41

8. Αποτελέσματα Μετρήσεων.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο: την καταγραφή του πεδίου για κάθε τύπο κεραίας, και την καταγραφή του πεδίου που δημιουργείται από εκπομπή πολλών κεραιών ταυτόχρονα.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 38 μετρήσεις σε 45 επιλεγμένα σημεία.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κοντινού πεδίου στην περιοχή γύρω από κάθε κεραία.

Σε όλες τις μετρήσεις η συχνότητα λειτουργίας ήταν μεγαλύτερη από 10 MHz, επειδή τα επίπεδα αναφοράς για συχνότητες μεγαλύτερες από 10 MHz είναι πιο αυστηρά από τα επίπεδα αναφοράς για συχνότητες μικρότερες των 10 MHz, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4. Το επίπεδο αναφοράς ΕΕΠ για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι 28V/m και ο επιπλέον περιορισμός 80% αυτής της τιμής που ορίζεται στην Κ.Υ.Α. είναι 22,4 V/m.

Σε όλες τις μετρήσεις καταγράφτηκαν η μέγιστη Εmax και η μέση Eave τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Οι τιμές Εmax και Eave που προέκυψαν από τις μετρήσεις συγκρίθηκαν με το επίπεδο αναφοράς ΕΕΠ και με το 80% της τιμής αυτής (λόγοι ΕRATIOMax = Εmax / ΕΕΠ και ΕRATIOAve = Eave / ΕΕΠ αντίστοιχα).

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μετατράπηκαν σε τιμές της πυκνότητας ισχύος S σύμφωνα με την σχέση S = E2 / 377, και οι τιμές που υπολογίστηκαν συγκρίθηκαν με το επίπεδο αναφοράς SΕΠ για την πυκνότητα ισχύος το οποίο είναι 2 W/m2 και με τον επιπλέον 80% περιορισμό αυτής της τιμής 1,6 W/m2.

Στον Πίνακα 10 αναγράφονται τα κάτωθι:

- τα σημεία στα οποία έγιναν οι μετρήσεις

- η συχνότητα λειτουργίας για κάθε μέτρηση

- η ισχύς εκπομπής για κάθε μέτρηση

- η/οι ενεργός(ές) κεραίες κατά την διάρκεια της μέτρησης

- ο τρόπος εκπομπής

- τα αποτελέσματα (Εmax και Eave) των μετρήσεων

- οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με το επίπεδο αναφοράς

- οι μετατροπές των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε πυκνότητα ισχύος

- οι συγκρίσεις των μετατροπών με το επίπεδο αναφοράς για πυκνότητα ισχύος

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | ΟΜ1 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΜ1, OM2, OMS2 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΜ1, OM2, OMS2 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 5kW | 5kW | 5kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | FSK | FSK | FSK |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 16MHz | 16MHz | 16MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | SITOR | SITOR | SITOR |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Μ1 | Μ1 | Μ2 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | 65m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜ1 | 65m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜ1 | 30m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜ1 |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 2,18 | 2,19 | 6,82 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 1,31 | 1,31 | 4,13 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 0,078 | 0,078 | 0,244 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 0,097 | 0,098 | 0,304 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 13 | 13 | 4 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 10 | 10 | 3 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,047 | 0,047 | 0,148 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,058 | 0,058 | 0,184 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 21 | 21 | 7 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 17 | 17 | 5 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 0,013 | 0,013 | 0,123 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 0,005 | 0,005 | 0,045 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 0,006 | 0,006 | 0,062 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 0,008 | 0,008 | 0,077 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 159 | 157 | 16 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 127 | 126 | 13 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,002 | 0,002 | 0,023 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,003 | 0,003 | 0,028 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 439 | 439 | 44 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 351 | 351 | 35 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΜ1, OM2, OMS2 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΜ1, OM2, OMS2 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ LP-1, OMS2, OM1 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 5kW | 5kW | 5kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | FSK | FSK | FSK |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 16MHz | 16MHz | 16MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | SITOR | SITOR | SITOR |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Μ3 | Μ4 | Μ5 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | 20m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜ1 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜ1 | 164m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ LP-1 112m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ OMS2 186m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ OM1 |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 16,82 | 14,55 | 0,89 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 9,96 | 8,80 | 0,50 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 0,601 | 0,520 | 0,032 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 0,751 | 0,650 | 0,040 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 1,7 | 1,9 | 31 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 1,3 | 1,5 | 25 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,356 | 0,314 | 0,018 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,445 | 0,393 | 0,022 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 2,8 | 3,2 | 56 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 2,2 | 2,5 | 45 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 0,750 | 0,562 | 0,002 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 0,263 | 0,205 | 0,001 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 0,375 | 0,281 | 0,001 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 0,469 | 0,351 | 0,001 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 2,7 | 3,6 | 952 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 2,1 | 2,8 | 762 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,132 | 0,103 | 0,000 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,164 | 0,128 | 0,000 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 8 | 10 | 3016 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 6 | 8 | 2413 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | OMS2 | OMS2 | OMS2 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 5kW | 5kW | 5kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | FSK | FSK | FSK |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 16MHz | 16MHz | 16MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | SITOR | SITOR | SITOR |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Μ6 | Μ7 | Μ8 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | 15m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜS2 | 30m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜS2 | 50m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜS2 |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ – Emax (V/m) | 31,09 | 13,50 | 6,88 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ – Eave (V/m) | 13,10 | 7,01 | 4,59 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 1,110 | 0,482 | 0,246 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 1,388 | 0,603 | 0,307 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 0,9 | 2,1 | 4 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 0,7 | 1,7 | 3 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,468 | 0,250 | 0,164 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,585 | 0,313 | 0,205 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 2,1 | 4 | 6 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 1,7 | 3 | 5 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ – Smax (V/m) | 2,564 | 0,483 | 0,126 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ – Save (V/m) | 0,455 | 0,130 | 0,056 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 1,282 | 0,242 | 0,063 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 1,602 | 0,302 | 0,078 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 0,8 | 4 | 16 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 0,6 | 3 | 13 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,228 | 0,065 | 0,028 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,284 | 0,081 | 0,035 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 4 | 15 | 36 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 4 | 12 | 29 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | OMS2 | LP-1 | LP-1 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 5kW | 5kW | 5kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | FSK | FSK | FSK |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 16MHz | 16MHz | 16MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | SITOR | SITOR | SITOR |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Μ9 | Μ10 | Μ11 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜS2 | 60m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ LP-1 | 45m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ LP-1 |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 35,14 | 2,33 | 3,70 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 20,10 | 1,39 | 2,28 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 1,255 | 0,083 | 0,132 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 1,569 | 0,104 | 0,165 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 0,8 | 12 | 8 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 0,6 | 10 | 6 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,718 | 0,050 | 0,081 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,897 | 0,062 | 0,102 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 1,4 | 20 | 12 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 1,1 | 16 | 10 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 3,275 | 0,014 | 0,036 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 1,072 | 0,005 | 0,014 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 1,638 | 0,007 | 0,018 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 2,047 | 0,009 | 0,023 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 0,6 | 139 | 55 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 0,5 | 111 | 44 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,536 | 0,003 | 0,007 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,670 | 0,003 | 0,009 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 1,9 | 390 | 145 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 1,5 | 312 | 116 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | LP-1 | LP-1 | LP-1 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 5kW | 5kW | 5kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | FSK | FSK | FSK |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 16MHz | 16MHz | 16MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | SITOR | SITOR | SITOR |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Μ12 | Μ13 | Μ14 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | 20m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ LP-1 | 20m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ LP-1 ΠΛΑΓΙΑ | 40m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ LP-1 |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 5,59 | 14,84 | 2,50 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 3,43 | 8,09 | 1,22 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 0,200 | 0,530 | 0,089 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 0,250 | 0,663 | 0,112 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 5 | 1,9 | 11 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 4 | 1,5 | 9 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,123 | 0,289 | 0,044 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,153 | 0,361 | 0,054 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 8 | 3,5 | 23 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 7 | 2,8 | 18 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 0,083 | 0,584 | 0,017 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 0,031 | 0,174 | 0,004 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 0,041 | 0,292 | 0,008 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 0,052 | 0,365 | 0,010 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 24 | 3 | 121 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 19 | 3 | 97 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,016 | 0,087 | 0,002 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,020 | 0,109 | 0,002 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 64 | 12 | 507 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 51 | 9 | 405 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | LP-1 | RLP-2 | RLP-2 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 10kW | 5kW | 5kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | FSK | FSK | FSK |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 16MHz | 22MHz | 22MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | SITOR | SITOR | SITOR |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Μ13 | Μ15 | Μ16 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | 20m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ LP-1 ΠΛΑΓΙΑ | 10m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ RLP-2 | 25m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ RLP-2 |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 14,69 | 22,40 | 27,91 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 8,25 | 13,29 | 16,75 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 0,525 | 0,800 | 0,997 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 0,656 | 1,000 | 1,246 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 1,9 | 1,3 | 1,0 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 1,5 | 1,0 | 0,8 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,295 | 0,475 | 0,598 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,368 | 0,593 | 0,748 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 3,4 | 2,1 | 1,7 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 2,7 | 1,7 | 1,3 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 0,572 | 1,331 | 2,066 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 0,181 | 0,468 | 0,744 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 0,286 | 0,665 | 1,033 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 0,358 | 0,832 | 1,291 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 3 | 1,5 | 1,0 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 3 | 1,2 | 0,8 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,090 | 0,234 | 0,372 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,113 | 0,293 | 0,465 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 11 | 4 | 2,7 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 9 | 3 | 2,1 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | RLP-2 | RLP-2 | RLP-2 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 5kW | 5kW | 5kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | FSK | FSK | FSK |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 22MHz | 22MHz | 22MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | SITOR | SITOR | SITOR |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Μ17 | Μ18 | Μ19 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | 35m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ RLP-2 | 50m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ RLP-2 | 65m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ RLP-2 |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 23,56 | 14,25 | 10,68 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 14,10 | 8,65 | 6,43 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 0,841 | 0,509 | 0,381 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 1,052 | 0,636 | 0,477 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 1,2 | 2,0 | 2,6 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 1,0 | 1,6 | 2,1 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,504 | 0,309 | 0,230 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,629 | 0,386 | 0,287 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 2,0 | 3,2 | 4 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 1,6 | 2,6 | 3 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 1,472 | 0,539 | 0,303 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 0,527 | 0,198 | 0,110 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 0,736 | 0,269 | 0,151 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 0,920 | 0,337 | 0,189 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 1,4 | 4 | 7 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 1,1 | 3 | 5 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,264 | 0,099 | 0,055 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,330 | 0,124 | 0,069 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 3,8 | 10 | 18 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 3,0 | 8 | 15 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | RLP-2 | OMN2 | OMN2 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 8kW | 5kW | 5kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |  | FSK | FSK |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 22MHz | 12MHz | 12MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | SITOR | SITOR |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Μ16 | M20 | M21 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | 25m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ RLP-2 | ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ OMN2 | 20m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ OMN2 |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 16,50 | 174,60 | 44,82 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 3,80 | 51,11 | 16,84 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 0,589 | 6,236 | 1,601 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 0,737 | 7,795 | 2,001 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 1,7 | 0,2 | 0,6 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 1,4 | 0,1 | 0,5 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,136 | 1,825 | 0,601 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,170 | 2,282 | 0,752 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 7 | 0,5 | 1,7 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 6 | 0,4 | 1,3 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 0,722 | 80,862 | 5,328 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 0,038 | 6,929 | 0,752 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 0,361 | 40,431 | 2,664 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 0,451 | 50,539 | 3,330 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 2,8 | 0,02 | 0,4 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 2,2 | 0,02 | 0,3 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,019 | 3,464 | 0,376 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,024 | 4,331 | 0,470 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 52 | 0,3 | 2,7 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 42 | 0,2 | 2,1 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | OMN2 | OMN2 | OMN2 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 5kW | 10kW | 5kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | FSK | FSK | FSK |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 12MHz | 12MHz | 12MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | SITOR | SITOR | SITOR |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | M22 | M22 | M23 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | 40m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ OMN2 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΞΗ | 40m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ OMN2 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΞΗ | ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΝ2 ΚΑΙ ΟΜΝ3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 12,74 | 24,24 | 6,57 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 5,86 | 12,09 | 3,09 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 0,455 | 0,866 | 0,235 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 0,569 | 1,082 | 0,293 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 2,2 | 1,2 | 4 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 1,8 | 0,9 | 3 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,209 | 0,432 | 0,110 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,262 | 0,540 | 0,138 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 5 | 2,3 | 9 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 4 | 1,9 | 7 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 0,431 | 1,559 | 0,114 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 0,091 | 0,388 | 0,025 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 0,215 | 0,779 | 0,057 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 0,269 | 0,974 | 0,072 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 5 | 1,3 | 17 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 4 | 1,0 | 14 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,046 | 0,194 | 0,013 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,057 | 0,242 | 0,016 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 22 | 5 | 79 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 18 | 4 | 63 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | OM7, OM8, OM9, OM10 | LP-3 | LP-3 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 8kW | 8kW | 8kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | - | - | - |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 16MHz | 16MHz | 16MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | M24 | M25 | M26 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ LP-3 | (βλέπε σχέδιο) |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 2,04 | 11,63 | 3,43 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 1,23 | 4,98 | 1,77 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 0,073 | 0,415 | 0,123 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 0,091 | 0,519 | 0,153 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 14 | 2,4 | 8 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 11 | 1,9 | 7 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,044 | 0,178 | 0,063 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,055 | 0,222 | 0,079 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 23 | 6 | 16 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 18 | 4 | 13 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 0,011 | 0,359 | 0,031 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 0,004 | 0,066 | 0,008 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 0,006 | 0,179 | 0,016 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 0,007 | 0,224 | 0,020 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 181 | 6 | 64 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 145 | 4 | 51 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,002 | 0,033 | 0,004 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,003 | 0,041 | 0,005 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 498 | 30 | 241 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 399 | 24 | 193 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | LP-3 | LP-3 | LP-3 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 8kW | 8kW | 8kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | - | - | - |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 16MHz | 16MHz | 16MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | M27 | M28 | M29 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | (βλέπε σχέδιο) | 10m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ LP-3 | 30m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ LP-3 |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 0,60 | 6,31 | 3,68 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 0,40 | 3,19 | 1,82 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 0,021 | 0,225 | 0,131 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 0,027 | 0,282 | 0,164 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 47 | 4 | 8 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 37 | 4 | 6 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,014 | 0,114 | 0,065 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,018 | 0,142 | 0,081 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 70 | 9 | 15 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 56 | 7 | 12 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 0,001 | 0,106 | 0,036 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 0,000 | 0,027 | 0,009 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 0,000 | 0,053 | 0,018 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 0,001 | 0,066 | 0,022 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 2094 | 19 | 56 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 1676 | 15 | 45 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,000 | 0,013 | 0,004 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,000 | 0,017 | 0,005 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 4713 | 74 | 228 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 3770 | 59 | 182 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| 1 | ΜΕΤΡΗΣΗ | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΚΕΡΑΙΑ | OMN3 OMN4 | OMN3 OMN4 | OMN3 |
| 3 | ΙΣΧΥΣ | 5kW | 5kW | 8kW |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ | FSK | FSK | FSK |
| 5 | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | > 10MHz | > 10MHz | > 10MHz |
| 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | OMN3 -> SITOR OMN4 -> ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | OMN3 -> SITOR OMN4 -> ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ |
| 7 | ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | M30 | M31 | M22 |
| 8 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΙΑΣ | ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΟΜΝ3 κ΄ ΟΜΝ4 115m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜΝ3 75m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜΝ4 | 40m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜΝ4 | 40m ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΑ ΟΜΝ3 |
| 9 | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |
| 9.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Emax (V/m) | 4,56 | 14,11 | 7,91 |
| 9.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Eave (V/m) | 1,86 | 6,21 | 3,39 |
| 9.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ (V/m) | 28 | 28 | 28 |
| 9.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΕΠ80 (V/m) | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 9.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 9.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOMax | 0,163 | 0,504 | 0,283 |
| 9.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Max | 0,204 | 0,630 | 0,353 |
| 9.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOMax | 6 | 2,0 | 3,5 |
| 9.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Max | 5 | 1,6 | 2,8 |
| 9.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 9.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ ERARIOAve | 0,066 | 0,222 | 0,121 |
| 9.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% ERATIO80Ave | 0,083 | 0,277 | 0,151 |
| 9.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIOAve | 15 | 5 | 8 |
| 9.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / ERATIO80Ave | 12 | 4 | 7 |
| 10 | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| 10.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - Smax (V/m) | 0,055 | 0,528 | 0,166 |
| 10.2 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - Save (V/m) | 0,009 | 0,102 | 0,030 |
| 10.3 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ (V/m) | 2 | 2 | 2 |
| 10.4 | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - SΕΠ80 (V/m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 10.5 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| 10.5.1 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.5.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOMax | 0,028 | 0,264 | 0,083 |
| 10.5.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Max | 0,034 | 0,330 | 0,104 |
| 10.5.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOMax | 36 | 3,7 | 12 |
| 10.5.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Max | 29 | 3,0 | 9,6 |
| 10.6.1 | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| 10.6.1.1 | ΛΟΓΟΣ SRARIOAve | 0,005 | 0,051 | 0,015 |
| 10.6.1.2 | ΛΟΓΟΣ 80% SRATIO80Ave | 0,006 | 0,064 | 0,019 |
| 10.6.1.3 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIOAve | 217 | 19 | 65 |
| 10.6.1.4 | ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 80% TOY ΕΠΙΠΕΔΟY ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 / SRATIO80Ave | 174 | 15 | 52 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| ΜΕΤΡΗΣΗ Νο 37 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΡΑΙΑ ΟΜ9 |  |  |  |
| ΙΣΧΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 8kW |  |  |  |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 16MHz |  |  |  |
| ΕΚΠΟΜΠΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m) | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (V/m) | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (V/m) | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (V/m) | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| 5 | 25 | 28 | 22,4 | 0,89 | 1,12 |
| 10 | 36 | 28 | 22,4 | 1,29 | 1,61 |
| 20 | 28 | 28 | 22,4 | 1,00 | 1,25 |
| 30 | 20 | 28 | 22,4 | 0,71 | 0,89 |
| 40 | 12 | 28 | 22,4 | 0,43 | 0,54 |
| 50 | 8 | 28 | 22,4 | 0,29 | 0,36 |
| 80 | 3,5 | 28 | 22,4 | 0,13 | 0,16 |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m) | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ (W/m2) | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (W/m2) | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (W/m2) | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| 5 | 1,658 | 2 | 1,6 | 0,83 | 1,04 |
| 10 | 3,438 | 2 | 1,6 | 1,72 | 2,15 |
| 20 | 2,080 | 2 | 1,6 | 1,04 | 1,30 |
| 30 | 1,061 | 2 | 1,6 | 0,53 | 0,66 |
| 40 | 0,382 | 2 | 1,6 | 0,19 | 0,24 |
| 50 | 0,170 | 2 | 1,6 | 0,08 | 0,11 |
| 80 | 0,032 | 2 | 1,6 | 0,02 | 0,02 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (συνέχεια). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| ΜΕΤΡΗΣΗ Νο 38 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΡΑΙΑ ΟΜN3 |  |  |  |
| ΙΣΧΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 8kW |  |  |  |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 16MHz |  |  |  |
| ΕΚΠΟΜΠΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ |  |  |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m) | ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (V/m) | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (V/m) | 80% ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (V/m) | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| 0 | 600 | 28 | 22,4 | 21 | 27 |
| 1 | 300 | 28 | 22,4 | 11 | 13 |
| 10 | 139 | 28 | 22,4 | 5 | 6 |
| 20 | 68 | 28 | 22,4 | 2,4 | 3,0 |
| 30 | 37 | 28 | 22,4 | 1,3 | 1,7 |
| 40 | 15 | 28 | 22,4 | 0,5 | 0,7 |
| 115 | 9 | 28 | 22,4 | 0,3 | 0,4 |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m) | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ (W/m2) | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (W/m2) | 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (W/m2) | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 80% ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| 0 | 954,9071618 | 2 | 1,6 | 477 | 597 |
| 1 | 238,7267905 | 2 | 1,6 | 119 | 149 |
| 10 | 51,24933687 | 2 | 1,6 | 26 | 32 |
| 20 | 12,26525199 | 2 | 1,6 | 6 | 8 |
| 30 | 3,631299735 | 2 | 1,6 | 1,8 | 2,3 |
| 40 | 0,596816976 | 2 | 1,6 | 0,3 | 0,4 |
| 115 | 0,214854111 | 2 | 1,6 | 0,1 | 0,1 |

8.1. Καταγραφή Πεδίου Ανά Τύπο Κεραίας.

Στο σταθμό είναι εγκατεστημένες 5 τύποι κεραιών. Για κάθε τύπο κεραίας έγιναν μετρήσεις σε αποστάσεις κοντινές ως προς το κέντρο της κεραίας. Για κάθε απόσταση μεταβλήθηκαν η ισχύς εκπομπής και η μέθοδος εκπομπής (εκπομπή φέροντος χωρίς διαμόρφωση, εκπομπή σήματος με διαμόρφωση FSK και τηλεφωνία). Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων παρουσιάζονται στην συνέχεια με την μορφή διαγραμμάτων για κάθε τύπο κεραίας.

8.1.1. Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για κεραία ΟΜ (TCI-540-2).

Για την κεραία ΟΜ (TCI-540-2) πραγματοποιήθηκαν οι εξής μετρήσεις:

| (α) | Για συχνότητα λειτουργίας 16MHz, ισχύ εκπομπής 5kW, διαμόρφωση FSK και παρεχόμενη υπηρεσία SITOR (μετρήσεις 1, 2, 3, 4, 5 και 6). |
| --- | --- |
| (β) | Για συχνότητα λειτουργίας 16MHz, ισχύ εκπομπής 8kW και σήμα χωρίς διαμόρφωση – εκπομπή φέροντος (μέτρηση 37). |

Σχήμα 42

Στο διάγραμμα του σχήματος 42 παριστάνεται γραφικά η μέση τιμή, η μέγιστη και η εκπομπή φέροντος καθώς και το επίπεδο αναφοράς και το 80% αυτού σε μια απόσταση 100m από την κεραία ΟΜ.

Στην κοντινή περιοχή της κεραίας είναι

Σχήμα 43

Στο σχήμα 43 φαίνεται η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) αλλά και των συντεταγμένων x,y,z στην περιοχή γύρω από την κεραία ΟΜ.

Σχήμα 44

Στο σχήμα 44 φαίνεται μόνο η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) στην περιοχή γύρω από την κεραία ΟΜ.

Σχήμα 45

Σχήμα 46

Στα σχήματα 45 και 46 φαίνεται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε διάγραμμα τύπου radar και σε τρισδιάστατη απεικόνιση

8.1.2. Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για κεραία ΟΜΝ (TCI-550-6).

Για την κεραία ΟΜΝ (TCI-550-6) πραγματοποιήθηκαν οι εξής μετρήσεις:

| (α) | Για συχνότητα λειτουργίας 12MHz, ισχύ εκπομπής 5kW, διαμόρφωση FSK και παρεχόμενη υπηρεσία SITOR (μετρήσεις 23, 24 και 25). |
| --- | --- |
| (β) | Για συχνότητα λειτουργίας 12MHz, ισχύ εκπομπής 10kW, διαμόρφωση FSK και παρεχόμενη υπηρεσία SITOR (μέτρηση 26). |
| (γ) | Για συχνότητα λειτουργίας 12MHz, ισχύ εκπομπής 8kW και παρεχόμενη υπηρεσία ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (μέτρηση 36). |
| (δ) | Για συχνότητα λειτουργίας 16MHz, ισχύ εκπομπής 8kW και σήμα χωρίς διαμόρφωση – εκπομπή φέροντος (μέτρηση 38). |

Το πεδιόμετρο συνδέεται μέσω της σειριακής θύρας με τον φορητό υπολογιστή (laptop) και η κάθε μέτρηση διαρκεί 6 λεπτά. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται κάθε φορά σε ένα αρχείο τύπου excel που μπορεί να επεξεργαστεί προκειμένου να παραχθούν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. Επειδή είναι αρκετά μεγάλα σε όγκο παραθέτουμε ενδεικτικά μόνο ένα που αφορά στη μέτρηση της κεραίας ΟΜ όπως φαίνεται παρακάτω.

| START |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMR-200 - V-0099 - V03,01 | Probe: 8 | type: E | Date: 04-19-2005 |  |
| Calibr Factor: 1,000 | Unit: V/m | Max: OFF | Average: OFF |  |
| Index | Time | x | y | z | Eff |
| 1 | 19:17:27,0 | 3,95 | 1,67 | 3,79 | 5,72 |
| 2 | 19:17:29,0 | 6,65 | 5,19 | 8,06 | 11,67 |
| 3 | 19:17:31,0 | 8,86 | 4,27 | 10,17 | 14,15 |
| 4 | 19:17:33,0 | 12,48 | 9,32 | 15,8 | 22,19 |
| 5 | 19:17:35,0 | 9,17 | 7,48 | 16,31 | 20,15 |
| 6 | 19:17:37,0 | 7,99 | 5,63 | 15,61 | 18,42 |
| 7 | 19:17:39,0 | 9,24 | 7,62 | 16,16 | 20,11 |
| 8 | 19:17:41,0 | 9,45 | 9,02 | 16,33 | 20,91 |
| 9 | 19:17:43,0 | 11,24 | 9,6 | 17,85 | 23,18 |
| 10 | 19:17:45,0 | 10,75 | 9,31 | 17,66 | 22,67 |
| 11 | 19:17:47,0 | 12,08 | 10,73 | 18,55 | 24,6 |
| 12 | 19:17:49,0 | 11,48 | 9,08 | 18,4 | 23,51 |
| 13 | 19:17:51,0 | 11,11 | 9,29 | 19,27 | 24,11 |
| 14 | 19:17:53,0 | 15,28 | 13,58 | 24,78 | 32,12 |
| 15 | 19:17:55,0 | 17,05 | 15,64 | 25,31 | 34,29 |
| 16 | 19:17:57,0 | 18,16 | 13,23 | 24,5 | 33,24 |
| 17 | 19:17:59,0 | 23,62 | 23,16 | 22,65 | 40,09 |
| 18 | 19:18:01,0 | 19,15 | 17,58 | 23,91 | 35,32 |
| 19 | 19:18:03,0 | 18,5 | 18,61 | 22 | 34,24 |
| 20 | 19:18:05,0 | 15,29 | 12,89 | 18,75 | 27,41 |
| 21 | 19:18:07,0 | 11,34 | 9,12 | 19,7 | 24,49 |
| 22 | 19:18:09,0 | 13,99 | 9,23 | 19,27 | 25,54 |
| 23 | 19:18:11,0 | 12,81 | 8,22 | 20,25 | 25,33 |
| 24 | 19:18:13,0 | 11,68 | 4,85 | 17,03 | 21,21 |
| 25 | 19:18:15,0 | 13,39 | 7,71 | 18,12 | 23,81 |
| 26 | 19:18:17,0 | 14,39 | 13,07 | 19,66 | 27,65 |
| 27 | 19:18:19,0 | 14,55 | 13,33 | 18,83 | 27,28 |
| 28 | 19:18:21,0 | 14,67 | 12,41 | 19,08 | 27,08 |
| 29 | 19:18:23,0 | 12,82 | 15,24 | 20,33 | 28,46 |
| 30 | 19:18:25,0 | 12,87 | 15,02 | 20,67 | 28,61 |
| 31 | 19:18:27,0 | 13,21 | 12,65 | 17,88 | 25,58 |
| 32 | 19:18:29,0 | 12,32 | 15,7 | 19,15 | 27,66 |
| 33 | 19:18:31,0 | 10,03 | 18,64 | 20,66 | 29,58 |
| 34 | 19:18:33,0 | 11,18 | 18,29 | 20,31 | 29,53 |
| 35 | 19:18:35,0 | 12,21 | 13,78 | 19,13 | 26,55 |
| 36 | 19:18:37,0 | 13,01 | 9,81 | 18,55 | 24,69 |
| 37 | 19:18:39,0 | 8,67 | 5,31 | 17 | 19,81 |
| 38 | 19:18:41,0 | 9,81 | 7,18 | 17,74 | 21,51 |
| 39 | 19:18:43,0 | 9,74 | 8,15 | 17,21 | 21,39 |
| 40 | 19:18:45,0 | 12,02 | 9,9 | 17,6 | 23,5 |
| 41 | 19:18:47,0 | 8,45 | 9,36 | 16,36 | 20,66 |
| 42 | 19:18:49,0 | 7,4 | 12,86 | 19,48 | 24,49 |
| 43 | 19:18:51,0 | 11,52 | 12,58 | 17,45 | 24,4 |
| 44 | 19:18:53,0 | 12,41 | 10,2 | 16,91 | 23,32 |
| 45 | 19:18:55,0 | 11,11 | 11,98 | 17,83 | 24,18 |
| 46 | 19:18:57,0 | 10,69 | 13,68 | 18 | 25,01 |
| 47 | 19:18:59,0 | 11,25 | 11,98 | 18,68 | 24,88 |
| 48 | 19:19:01,0 | 10,83 | 13,33 | 18,91 | 25,55 |
| 49 | 19:19:03,0 | 0 | 17,5 | 17,5 | 24,75 |
| 50 | 19:19:05,0 | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 |
| 51 | 19:19:07,0 | 10,79 | 13,61 | 20,03 | 26,51 |
| 52 | 19:19:09,0 | 0 | 13,33 | 20,44 | 24,4 |
| 53 | 19:19:11,0 | 9,07 | 12,99 | 20,04 | 25,55 |
| 54 | 19:19:13,0 | 9,21 | 11,05 | 18,66 | 23,56 |
| 55 | 19:19:15,0 | 9,49 | 10,64 | 18,48 | 23,34 |
| 56 | 19:19:17,0 | 8,29 | 10,85 | 18,24 | 22,78 |
| 57 | 19:19:19,0 | 8,32 | 10,13 | 17,46 | 21,83 |
| 58 | 19:19:21,0 | 6,57 | 6,03 | 16,37 | 18,64 |
| 59 | 19:19:23,0 | 6,24 | 6,59 | 16,5 | 18,83 |
| 60 | 19:19:25,0 | 5,93 | 7,05 | 15,94 | 18,41 |
| 61 | 19:19:27,0 | 6,27 | 7,68 | 15,57 | 18,46 |
| 62 | 19:19:29,0 | 6,3 | 7,03 | 13,21 | 16,24 |
| 63 | 19:19:31,0 | 5,36 | 5,73 | 12,8 | 15,01 |
| 64 | 19:19:33,0 | 4,7 | 6,38 | 14,96 | 16,93 |
| 65 | 19:19:35,0 | 4,64 | 7,72 | 15,71 | 18,11 |
| 66 | 19:19:37,0 | 6,03 | 10,66 | 17,2 | 21,11 |
| 67 | 19:19:39,0 | 7,33 | 7,75 | 16,57 | 19,71 |
| 68 | 19:19:41,0 | 6,96 | 7,93 | 10,36 | 14,79 |
| 69 | 19:19:43,0 | 7,78 | 9,67 | 17,42 | 21,39 |
| 70 | 19:19:45,0 | 8,13 | 11,49 | 18,59 | 23,32 |
| 71 | 19:19:47,0 | 8,18 | 7,42 | 18,25 | 21,33 |
| 72 | 19:19:49,0 | 13,95 | 7,02 | 24,95 | 29,43 |
| 73 | 19:19:51,0 | 12,5 | 11,94 | 24,04 | 29,61 |
| 74 | 19:19:53,0 | 10,03 | 15,55 | 21,4 | 28,29 |
| 75 | 19:19:55,0 | 8,19 | 10,23 | 23,51 | 26,92 |
| 76 | 19:19:57,0 | 7,93 | 9,62 | 22,51 | 25,73 |
| 77 | 19:19:59,0 | 11,35 | 9,98 | 26,06 | 30,13 |
| 78 | 19:20:01,0 | 14,38 | 11,06 | 29,91 | 34,98 |
| 79 | 19:20:03,0 | 14,41 | 13,76 | 25,78 | 32,58 |
| 80 | 19:20:05,0 | 16,32 | 20,05 | 23,26 | 34,78 |
| 81 | 19:20:07,0 | 12,63 | 13,69 | 22,91 | 29,53 |
| 82 | 19:20:09,0 | 8,94 | 8,6 | 19,54 | 23,15 |
| 83 | 19:20:11,0 | 9,75 | 6,38 | 16,71 | 20,37 |
| 84 | 19:20:13,0 | 8,77 | 8,25 | 17,45 | 21,2 |
| 85 | 19:20:15,0 | 8,7 | 7,14 | 15,45 | 19,11 |
| 86 | 19:20:17,0 | 7,85 | 8,24 | 14,46 | 18,4 |
| 87 | 19:20:19,0 | 10,29 | 7,59 | 15,28 | 19,92 |
| 88 | 19:20:21,0 | 10,89 | 8,45 | 13,67 | 19,41 |
| 89 | 19:20:23,0 | 10,09 | 7,1 | 11,93 | 17,16 |
| 90 | 19:20:25,0 | 8,34 | 5,47 | 11,65 | 15,34 |
| 91 | 19:20:27,0 | 12,09 | 7,77 | 10,56 | 17,83 |
| 92 | 19:20:29,0 | 11,89 | 7,18 | 12,74 | 18,85 |
| 93 | 19:20:31,0 | 8,43 | 6,47 | 12,78 | 16,62 |
| 94 | 19:20:33,0 | 8,61 | 3,33 | 13,18 | 16,09 |
| 95 | 19:20:35,0 | 9,2 | 4,43 | 13,08 | 16,59 |
| 96 | 19:20:37,0 | 6,75 | 3,03 | 11,08 | 13,32 |
| 97 | 19:20:39,0 | 4,84 | 4,24 | 6,87 | 9,41 |
| 98 | 19:20:41,0 | 4,26 | 5,39 | 4,21 | 8,06 |
| 99 | 19:20:43,0 | 3,14 | 4,9 | 2,6 | 6,37 |
| 100 | 19:20:45,0 | 3,56 | 3,69 | 4,34 | 6,72 |
| 101 | 19:20:47,0 | 3,34 | 2,74 | 4,11 | 5,96 |
| 102 | 19:20:49,0 | 4,01 | 3,45 | 4,09 | 6,69 |
| 103 | 19:20:51,0 | 3,25 | 2,12 | 4,19 | 5,71 |
| 104 | 19:20:53,0 | 3,31 | 1,79 | 5,21 | 6,43 |
| 105 | 19:20:55,0 | 4,21 | 3,47 | 10,31 | 11,66 |
| 106 | 19:20:57,0 | 5,79 | 4,41 | 10,93 | 13,13 |
| 107 | 19:20:59,0 | 5,27 | 3,37 | 9,58 | 11,44 |
| 108 | 19:21:01,0 | 8,66 | 3,5 | 10,23 | 13,85 |
| 109 | 19:21:03,0 | 7,29 | 4,43 | 12,55 | 15,17 |
| 110 | 19:21:05,0 | 6,39 | 4,19 | 12,89 | 14,98 |
| 111 | 19:21:07,0 | 5,8 | 3,57 | 12,44 | 14,18 |
| 112 | 19:21:09,0 | 5,6 | 3,38 | 12,2 | 13,84 |
| 113 | 19:21:11,0 | 5,61 | 3,39 | 11,8 | 13,5 |
| 114 | 19:21:13,0 | 5,67 | 2,94 | 11,1 | 12,81 |
| 115 | 19:21:15,0 | 6,08 | 4,66 | 10,81 | 13,25 |
| 116 | 19:21:17,0 | 5,94 | 4,9 | 10,01 | 12,63 |
| 117 | 19:21:19,0 | 5,94 | 4,9 | 10,01 | 12,63 |
| 118 | 19:21:21,0 | 5,94 | 4,9 | 10,01 | 12,63 |
| 119 | 19:21:23,0 | 5,69 | 3,39 | 6,08 | 8,99 |
| 120 | 19:21:25,0 | 6,4 | 4,69 | 5,27 | 9,53 |
| 121 | 19:21:27,0 | 6,32 | 3,83 | 4,59 | 8,7 |
| 122 | 19:21:29,0 | 7,24 | 5,21 | 12,41 | 15,28 |
| 123 | 19:21:31,0 | 5,72 | 7,12 | 5,85 | 10,85 |
| 124 | 19:21:33,0 | 6,27 | 6,64 | 6,39 | 11,15 |
| 125 | 19:21:35,0 | 5,52 | 4,07 | 4,19 | 8,04 |
| 126 | 19:21:37,0 | 5,69 | 2,32 | 5,61 | 8,32 |
| 127 | 19:21:39,0 | 6,63 | 4,27 | 6,78 | 10,4 |
| 128 | 19:21:41,0 | 8,53 | 5,89 | 5,9 | 11,93 |
| 129 | 19:21:43,0 | 8,7 | 4,09 | 5,62 | 11,14 |
| 130 | 19:21:45,0 | 7,52 | 3,83 | 1,92 | 8,65 |
| 131 | 19:21:47,0 | 7,49 | 4,98 | 4,86 | 10,22 |
| 132 | 19:21:49,0 | 5,91 | 3,88 | 5,8 | 9,14 |
| 133 | 19:21:51,0 | 5,2 | 4,04 | 4,82 | 8,16 |
| 134 | 19:21:53,0 | 5,57 | 4,71 | 6,09 | 9,5 |
| 135 | 19:21:55,0 | 5,19 | 4,44 | 6,69 | 9,56 |
| 136 | 19:21:57,0 | 6,6 | 4,5 | 3,74 | 8,82 |
| 137 | 19:21:59,0 | 6,69 | 3,99 | 3,76 | 8,65 |
| 138 | 19:22:01,0 | 6,9 | 3,54 | 3,65 | 8,57 |
| 139 | 19:22:03,0 | 7,42 | 4,04 | 4,18 | 9,43 |
| 140 | 19:22:05,0 | 7,53 | 4,52 | 5,59 | 10,41 |
| 141 | 19:22:07,0 | 8,63 | 2,66 | 7,15 | 11,52 |
| 142 | 19:22:09,0 | 7,59 | 5,1 | 1,97 | 9,35 |
| 143 | 19:22:11,0 | 4,02 | 4,94 | 5,4 | 8,35 |
| 144 | 19:22:13,0 | 5,67 | 5,63 | 5,21 | 9,54 |
| 145 | 19:22:15,0 | 5,3 | 1,78 | 4,52 | 7,19 |
| 146 | 19:22:17,0 | 5,64 | 4,31 | 3,35 | 7,85 |
| 147 | 19:22:19,0 | 7,75 | 9,41 | 6,62 | 13,87 |
| 148 | 19:22:21,0 | 9,87 | 11,19 | 8,54 | 17,19 |
| 149 | 19:22:23,0 | 9,95 | 11,59 | 8,85 | 17,65 |
| 150 | 19:22:25,0 | 11,6 | 11,21 | 8,26 | 18,12 |
| END |  |  |  |  |  |

Σχήμα 47

Στο διάγραμμα του σχήματος 47 παριστάνεται γραφικά η μέση τιμή, η μέγιστη και η εκπομπή φέροντος καθώς και το επίπεδο αναφοράς και το 80% αυτού σε μια απόσταση 100m από την κεραία ΟΜΝ.

Στην κοντινή περιοχή της κεραίας είναι

Σχήμα 48

Στο σχήμα 48 φαίνεται η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) αλλά και των συντεταγμένων x,y,z στην περιοχή γύρω από την κεραία ΟΜΝ.

Σχήμα 49

Στο σχήμα 49 φαίνεται μόνο η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) στην περιοχή γύρω από την κεραία ΟΜΝ.

8.1.3. Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για κεραία ΟΜS (Andrew 3001-4L).

Για την κεραία ΟΜS (Andrew 3001-4L) πραγματοποιήθηκαν οι εξής μετρήσεις (μετρήσεις 7, 8, 9 και 10) για συχνότητα λειτουργίας 16MHz, ισχύ εκπομπής 5kW, διαμόρφωση FSK και παρεχόμενη υπηρεσία SITOR:

Σχήμα 50

Στο διάγραμμα του σχήματος 50 παριστάνεται γραφικά η μέση τιμή, η μέγιστη και η εκπομπή φέροντος καθώς και το επίπεδο αναφοράς και το 80% αυτού σε μια απόσταση 100m από την κεραία ΟΜS.

Στην κοντινή περιοχή της κεραίας είναι

Σχήμα 51

Στο σχήμα 51 φαίνεται η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) αλλά και των συντεταγμένων x,y,z στην περιοχή γύρω από την κεραία ΟΜS.

Σχήμα 52

Στο σχήμα 52 φαίνεται μόνο η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) στην περιοχή γύρω από την κεραία ΟΜS.

8.1.4. Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για κεραία RLP (APC LPH-9).

Για την κεραία RLP (APC LPH-9) πραγματοποιήθηκαν οι εξής μετρήσεις:

| (α) | Για συχνότητα λειτουργίας 22MHz, ισχύ εκπομπής 5kW, διαμόρφωση FSK και παρεχόμενη υπηρεσία SITOR (μετρήσεις 17, 18, 19, 20 και 21). |
| --- | --- |
| (β) | Για συχνότητα λειτουργίας 22MHz, ισχύ εκπομπής 8KW και παρεχόμενη υπηρεσία ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (μέτρηση 22). |

Σχήμα 53

Στο διάγραμμα του σχήματος 53 παριστάνεται γραφικά η μέση τιμή, η μέγιστη και η εκπομπή φέροντος καθώς και το επίπεδο αναφοράς και το 80% αυτού σε μια απόσταση 100m από την κεραία RLP.

Στην κοντινή περιοχή της κεραίας είναι

Σχήμα 54

Στο σχήμα 54 φαίνεται η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) αλλά και των συντεταγμένων x,y,z στην περιοχή γύρω από την κεραία RLP.

Σχήμα 55

Στο σχήμα 55 φαίνεται μόνο η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) στην περιοχή γύρω από την κεραία RLP.

8.1.5. Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για κεραία LP (TCI-527B-8E).

Για την κεραία LP (TCI-527B-8E) πραγματοποιήθηκαν οι εξής μετρήσεις:

| (α) | Για συχνότητα λειτουργίας 16MHz, ισχύ εκπομπής 5kW, διαμόρφωση FSK και παρεχόμενη υπηρεσία SITOR στην ευθεία της κεραίας (μετρήσεις 11, 12 και 13). |
| --- | --- |
| (β) | Για συχνότητα λειτουργίας 16MHz, ισχύ εκπομπής 5kW, διαμόρφωση FSK και παρεχόμενη υπηρεσία SITOR πλαγίως της κεραίας (μέτρηση 14). |
| (γ) | Για συχνότητα λειτουργίας 22MHz, ισχύ εκπομπής 8kW και παρεχόμενη υπηρεσία ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ στην ευθεία της κεραίας (μετρήσεις 29, 32 και 33). |

Σχήμα 56

Στο διάγραμμα του σχήματος 56 παριστάνεται γραφικά η μέση τιμή, η μέγιστη και η εκπομπή φέροντος καθώς και το επίπεδο αναφοράς και το 80% αυτού σε μια απόσταση 100m από την κεραία LP.

Στην κοντινή περιοχή της κεραίας είναι

Σχήμα 57

Στο σχήμα 57 φαίνεται η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) αλλά και των συντεταγμένων x,y,z στην περιοχή γύρω από την κεραία LP.

Σχήμα 58

Στο σχήμα 58 φαίνεται μόνο η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) στην περιοχή γύρω από την κεραία LP.

Αντίστοιχες μετρήσεις γίνονται στις ραδιοαίθουσες των πομπών

Σχήμα 59

Στο σχήμα 59 φαίνεται η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) αλλά και των συντεταγμένων x,y,z στo χώρο της ραδιοαίθουσας των πομπών.

Σχήμα 60

Στο σχήμα 60 φαίνεται μόνο η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) στo χώρο της ραδιοαίθουσας των πομπών.

Επίσης σημαντικές μεταβολές παρατηρούμε μετρώντας μπροστά στον πομπό με ξεβιδωμένο – όχι ανοικτό (απαγορεύεται) – το καπάκι που προστατεύει την λυχνία.

Σχήμα 61

Στο σχήμα 61 φαίνεται η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) αλλά και των συντεταγμένων x,y,z μπροστά στον πομπό με ξεβιδωμένο το καπάκι που προστατεύει την λυχνία.

Σχήμα 62

Στο σχήμα 62 φαίνεται μόνο η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) μπροστά στον πομπό με ξεβιδωμένο το καπάκι που προστατεύει την λυχνία.

8.2. Μετρήσεις Η/Μ πεδίου για πλήθος κεραιών.

Προκειμένου να καθοριστεί το πεδίο το οποίο δημιουργείται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας - υπηρεσίες ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ και SITOR και τυχαίος αριθμός κεραιών που εκπέμπουν -  πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την καταγραφή του Η/Μ πεδίου που δημιουργείται από την εκπομπή πολλών κεραιών ταυτόχρονα. Στις μετρήσεις αυτές η ισχύς εκπομπής και ο τρόπος εκπομπής διέφερε γενικά από κεραία σε κεραία. Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων επιλέχθηκαν κεραίες οι οποίες είναι γειτονικές. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τυχαίες αποστάσεις από τις κεραίες. Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων παρουσιάζονται στο διάγραμμα 6.

9. Ανάλυση Αποτελεσμάτων.

| 9.1. | Μετρήσεις για πλήθος κεραιών. |
| --- | --- |
|  | Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων διαπιστώθηκε ότι υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας (SITOR – ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ) σε τυχαίες θέσεις όχι πολύ κοντινές σε κάποια κεραία, οι μετρηθείσες μέγιστες και μέσες τιμές του πεδίου είναι σημαντικά χαμηλότερες τόσο από το επίπεδο αναφοράς ΕΕΠ 28 V/m όσο και από τον επιπλέον περιορισμό 80%ΕΕΠ 22,4 V/m που θέτει η ΚΥΑ (μετρήσεις 1, 6, 28, 30, 31, 33 και 34). |

| 9.2. | Μετρήσεις ανά τύπο κεραίας. |
| --- | --- |

| 9.2.1. | Μέσες Τιμές Πεδίου. |
| --- | --- |
|  | Οι μετρηθείσες μέσες τιμές του πεδίου για κάθε τύπο κεραίας και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας (SITOR – ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ), είναι στην πλειοψηφία τους μικρότερες τόσο από το επίπεδο αναφοράς ΕΕΠ 28 V/m όσο και από τον επιπλέον περιορισμό 80%ΕΕΠ 22,4 V/m που θέτει η ΚΥΑ. Μετρήθηκαν μέσες τιμές πεδίου οι οποίες είναι μεγαλύτερες (μέτρηση 23 για κεραία ΟΜΝ) ή λίγο μικρότερες (μετρήσεις 7, 10, 17, 18, 24 και 26) από το ΕΕΠ και το 80%ΕΕΠ. Οι τιμές αυτές μετρήθηκαν σε αποστάσεις μικρότερες από τις αποστάσεις ασφαλείας Rm και Rs που προβλέπει το πρότυπο της ΕΕΑΕ. Στον πίνακα 11 αναγράφονται ανά τύπο κεραίας οι μέσες τιμές οι οποίες είναι μεγαλύτερες ή συγκρίσιμες με το ΕΕΠ και το 80%ΕΕΠ και οι αποστάσεις RMEAS από το κέντρο της κεραίας στις οποίες καταγράφηκαν. |

Πίνακας 11.

Μετρηθείσες μέσες τιμές πεδίου. Σύγκριση αποστάσεων RMEAS με αποστάσεις Rm και Rs

| ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | ΟΜ | OMS | OMS | OMΝ | OMΝ | OMΝ | LP | RLP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR |
| ΙΣΧΥΣ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 22 |
| Eave | 9,96 | 20,10 | 13,10 | 51,11 | 16,84 | 12,09 | 8,09 | 13,29 |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ RMEAS | 20 | 0 | 15 | 0 | 20 | 40 | 20 | 10 |
| Rm | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 99,90 | 117,40 | 140,90 |
| Rs | 56,10 | 31,50 | 31,50 | 56,10 | 56,10 | 79,30 | 39,70 | 88,90 |

| 9.2.2. | Μέγιστες Τιμές Πεδίου. |
| --- | --- |
|  | Οι μετρηθείσες μέγιστες τιμές του πεδίου για κάθε τύπο κεραίας και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας (SITOR – ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ), οι οποίες είναι μεγαλύτερες ή λίγο μικρότερες τόσο από το επίπεδο αναφοράς ΕΕΠ 28V/m όσο και από τον επιπλέον περιορισμό 80%ΕΕΠ 22,4V/m που θέτει η ΚΥΑ, καταγράφηκαν αποστάσεις μικρότερες 3πό τις αποστάσεις ασφαλείας Rm και Rs που προβλέπει το πρότυπο της ΕΕΑΕ. Στον πίνακα 12 αναγράφονται ανά τύπο κεραίας οι μέγιστες τιμές οι οποίες είναι μεγαλύτερες ή συγκρίσιμες με το ΕΕΠ και το 80%ΕΕΠ και οι αποστάσεις RMEAS από το κέντρο της κεραίας στις οποίες καταγράφηκαν. |

Πίνακας 12. Μετρηθείσες μέγιστες τιμές πεδίου. Σύγκριση αποστάσεων RMEAS με αποστάσεις Rm και Rs

| ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | ΟΜ | ΟΜ | OMS | OMS | OMS | OMΝ | OMΝ | OMΝ | LP | RLP | RLP | RLP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | SITOR | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ |
| ΙΣΧΥΣ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Emax | 14,55 | 16,82 | 35,14 | 31,09 | 13,50 | 174,60 | 44,82 | 24,24 | 14,69 | 27,91 | 23,56 | 16,50 |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ RMEAS | 0 | 20 | 0 | 15 | 30 | 0 | 20 | 40 | 20 | 25 | 35 | 25 |
| Rm | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 99,90 | 117,40 | 140,90 | 140,90 | 140,90 |
| Rs | 56,10 | 56,10 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 56,10 | 56,10 | 79,30 | 39,70 | 88,90 | 88,90 | 88,90 |

| 9.2.3. | Μετρήσεις πεδίου για εκπομπή φέροντος. |
| --- | --- |
|  | Για τις κεραίες ΟΜ και ΟΜΝ πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με εκπομπή φέροντος (μετρήσεις 37 και 38). Από τις μετρήσεις αυτές φαίνεται ότι οι αποστάσεις για τις οποίες το πεδίο είναι μικρότερο το ΕΕΠ και το 80%ΕΕΠ είναι 20m και 30m αντίστοιχα για την κεραία ΟΜ, ενώ για την κεραία ΟΜΝ οι αποστάσεις για τις οποίες το πεδίο είναι μικρότερο το ΕΕΠ και το 80%ΕΕΠ είναι 30m και 40m. Οι αποστάσεις αυτές είναι μικρότερες από τις αποστάσεις Rm=89,3m και Rs=70,9m οι οποίες προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΕΑΕ. |

| 9.3. | Μετρήσεις ανά τύπο υπηρεσίας. |
| --- | --- |
|  | Οι μέγιστες και μέσες τιμές του πεδίου που μετρήθηκαν για ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες μέγιστες και μέσες τιμές του πεδίου για SITOR (μετρήσεις 18 και 22 για κεραία RLP, μετρήσεις 12, 13 και 33 για κεραία LP και μετρήσεις 25 και 35 για κεραία ΟΜΝ). |

Στη συνέχεια παραθέτουμε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός του χώρου του Κέντρου Εκπομπής

10. Απομακρυσμένες Μετρήεις.

10.1. Αποτελέσματα Μετρήσεων. Σύγκριση με όριο ασφαλείας.

Το χωριό Επιτάλιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιομέτρων από το κέντρο εκπομπής ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΔΙΟ. Τα σημεία στο χωριό Επιτάλιο στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις της πυκνότητας ισχύος είναι τα εξής :

Σχήμα 63

Στο σχήμα 63 φαίνεται το τοπογραφικό διάγραμμα του χωριού Επιτάλιο σε απόσταση 3.5Km από το Κέντρο Εκπομπής.

# Σημείο Α

Στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. Έγιναν συνολικά 4 μετρήσεις. Τα αποτελέσματα και η σύγκριση των μετρήσεων με το όριο ασφαλείας αναγράφονται στον πίνακα 13

## Πίνακας 13

Αποτελέσματα μετρήσεων στο σημείο Α

## Σύγκριση με όριο ασφαλείας

|  | Πυκνότητα Ισχύος Seq(W/m2) | Φορές μικρότερο του ορίου 2W/m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) |
| Μέτρηση 1 | 0,0062 | 0,0003 | 323 | 6667 |
| Μέτρηση 2 | 0,0035 | 0,0002 | 571 | 10000 |
| Μέτρηση 3 | 0,009 | 0,0004 | 222 | 5000 |
| Μέτρηση 4 | 0,0032 | 0,0004 | 625 | 5000 |

# Σημείο Β

Στην κεντρική πλατεία του χωριού. Έγιναν συνολικά 5 μετρήσεις. Τα αποτελέσματα και η σύγκριση των μετρήσεων με το όριο ασφαλείας αναγράφονται στον πίνακα 14

## Πίνακας 14

Αποτελέσματα μετρήσεων στο σημείο B

## Σύγκριση με όριο ασφαλείας

|  | Πυκνότητα Ισχύος Seq(W/m2) | Φορές μικρότερο του ορίου 2W/m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) |
| Μέτρηση 1 | 0,0004 | 0,0001 | 5000 | 20000 |
| Μέτρηση 2 | 0,001 | 0,0001 | 2000 | 20000 |
| Μέτρηση 3 | 0,0019 | 0,0002 | 1053 | 10000 |
| Μέτρηση 4 | 0,0006 | 0,0002 | 3333 | 10000 |
| Μέτρηση 5 | 0,0008 | 0,0002 | 2500 | 10000 |

# Σημείο Γ

Έξω από το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου. Έγιναν συνολικά 5 μετρήσεις. Τα αποτελέσματα και η σύγκριση των μετρήσεων με το όριο ασφαλείας αναγράφονται στον πίνακα 15

## Πίνακας 15

Αποτελέσματα μετρήσεων στο σημείο Γ

## Σύγκριση με όριο ασφαλείας

|  | Πυκνότητα Ισχύος Seq(W/m2) | Φορές μικρότερο του ορίου 2W/m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) |
| Μέτρηση 1 | 0,0006 | 0,0002 | 3333 | 10000 |
| Μέτρηση 2 | 0,0007 | 0,0001 | 2857 | 20000 |
| Μέτρηση 3 | 0,0006 | 0,0002 | 3333 | 10000 |
| Μέτρηση 4 | 0,0007 | 0,0002 | 2857 | 10000 |
| Μέτρηση 5 | 0,0006 | 0,0002 | 3333 | 10000 |

# Σημείο Δ

Στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου. Έγιναν συνολικά 5 μετρήσεις. Τα αποτελέσματα και η σύγκριση των μετρήσεων με το όριο ασφαλείας αναγράφονται στον πίνακα 16

## Πίνακας 16

Αποτελέσματα μετρήσεων στο σημείο Δ

## Σύγκριση με όριο ασφαλείας

|  | Πυκνότητα Ισχύος Seq(W/m2) | Φορές μικρότερο του ορίου 2W/m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) |
| Μέτρηση 1 | 0,0009 | 0,0002 | 2222 | 10000 |
| Μέτρηση 2 | 0,0007 | 0,0003 | 2857 | 6667 |
| Μέτρηση 3 | 0,0011 | 0,0002 | 1818 | 10000 |
| Μέτρηση 4 | 0,001 | 0,0002 | 2000 | 10000 |
| Μέτρηση 5 | 0,0013 | 0,0004 | 1538 | 5000 |

# Σημείο Ε

Έξω από το κτίριο του Γυμνασίου. Έγιναν συνολικά 5 μετρήσεις. Τα αποτελέσματα και η σύγκριση των μετρήσεων με το όριο ασφαλείας αναγράφονται στον πίνακα 17

## Πίνακας 17

Αποτελέσματα μετρήσεων στο σημείο Ε

## Σύγκριση με όριο ασφαλείας

|  | Πυκνότητα Ισχύος Seq(W/m2) | Φορές μικρότερο του ορίου 2W/m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) |
| Μέτρηση 1 | 0,0011 | 0,0001 | 1818 | 20000 |
| Μέτρηση 2 | 0,0007 | 0,0003 | 2857 | 6667 |
| Μέτρηση 3 | 0,0008 | 0,0002 | 2500 | 10000 |
| Μέτρηση 4 | 0,0008 | 0,0003 | 2500 | 6667 |
| Μέτρηση 5 | 0,0007 | 0,0003 | 2857 | 6667 |

Πραγματοποιήθηκαν επίσης μετρήσεις περιφερειακά του κέντρου εκπομπής ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΔΙΟ κοντά στον παραθαλάσσιο οικισμό. Ο οικισμός εκτείνεται έξω από τα όρια του οικοπέδου του κέντρου εκπομπής ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΔΙΟ και σε απόσταση 1000 μέτρων από τις εγκατεστημένες κεραίες. Πραγματοποιήθηκαν τρεις μετρήσεις σε τρία διαφορετικά σημεία. Στο σχήμα φαίνονται τα επιλεγμένα σημεία. Τα αποτελέσματα και η σύγκριση των μετρήσεων με το όριο ασφαλείας αναγράφονται στον πίνακα 18.

## Πίνακας 18

Αποτελέσματα μετρήσεων περιφερειακά του κέντρου εκπομπής ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΔΙΟ

## Σύγκριση με όριο ασφαλείας

|  | Πυκνότητα Ισχύος Seq(W/m2) | Φορές μικρότερο του ορίου 2W/m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) | Μέγιστη τιμή (MAX) | Μέση τιμή (AVE) |
| Σημείο Ζ | 0,0015 | 0,0003 | 1333 | 6667 |
| Σημείο Η | 0,0041 | 0,0002 | 488 | 10000 |
| Σημείο Θ | 0,0005 | 0,0002 | 4000 | 10000 |

11. Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του εκπεμπόμενου Η/Μ πεδίου των κεραιών του σταθμού Κ.Ε.ΠΑ. «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ» έδειξαν τα κάτωθι:

| 1. | Οι μετρηθείσες τιμές (μέγιστες και μέσες) του πεδίου για: τυχαίες θέσεις στο οικόπεδο, εντός του χώρου των ραδιοαιθουσών πλήθος κεραιών που εκπέμπουν ταυτόχρονα, σε απόσταση όχι κοντινή σε κάποια κεραία, και κανονικές συνθήκες λειτουργίας (SITOR – ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ) είναι σημαντικά μικρότερες τόσο από το επίπεδο αναφοράς ΕΕΠ 28V/m όσο και από τον επιπλέον περιορισμό 80%ΕΕΠ 22,4V/m που θέτει η ΚΥΑ. Η μεγαλύτερη τιμή παρουσιάστηκε μπροστά στον πομπό με ξεβιδωμένο το κάλυμμα που καλύπτει την περιοχή της λυχνίας όπου συχνά εργάζεται το προσωπικό. Να επισημάνουμε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά να απομακρυνθεί το κάλυμμα που προστατεύει το χώρο της λυχνίας. |
| --- | --- |
| 2. | Οι μετρηθείσες (μέγιστες και μέσες) τιμές της έντασης του πεδίου σε κοντινές θέσεις ως προς το κέντρο της κεραίες είναι μικρότερες από το ΕΕΠ 28V/m και το 80%ΕΕΠ 22,4V/m σε αποστάσεις πολύ μικρότερες από τις κρίσιμες ή ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπει το πρότυπο της ΕΕΑΕ. Η κεραία ΟΜΝ είναι η κεραία στην οποία καταγράφηκε το ισχυρότερο πεδίο από τους άλλους τύπους κεραιών. |

Από τα αποτελέσματα και τις συγκρίσεις των μετρήσεων με το όριο ασφαλείας παρατηρούμε ότι η πυκνότητα ισχύος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις κεραίες του κέντρου εκπομπής ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΔΙΟ είναι σημαντικά κάτω από τα επιτρεπτά όρια που καθορίζουν οι προδιαγραφές της οδηγίας L199 της Ευρωπαικής Ένωσης. Η δυσμενέστερη περίπτωση είναι 222 φορές κάτω από το όριο ασφαλείας για μετρηθείσα μέγιστη τιμή της πυκνότητας ισχύος (πίνακας 1, μέτρηση3). Για μετρηθείσα μέση τιμή της πυκνότητας ισχύος η δυσμενέστερη περίπτωση είναι 5000 φορές κάτω από το επιτρεπτό όριο (πίνακας 1, μέτρηση3). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι μετρηθείσες μέγιστες και μέσες τιμές της πυκνότητας ισχύος είναι ακόμα μικρότερες από τα επιτρεπτά όρια.

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Φ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χ.ΚΑΨΑΛΗΣ, Π.ΚΩΤΤΗΣ, Καθηγητές Ε.Μ.Π.

- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ,

Παναγιώτης Γ. Κωττής, Καθηγητής Ε.Μ.Π.,

- ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ

Χ.Καψάλης, Π.Κωττής, Καθηγητές Ε.Μ.Π.

- ΚΕΡΑΙΕΣ

JOHN KRAUS

- ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΗΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ι.Δ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

- Συστήματα Επικοινωνίας

Simon Haykin

Ε.Δ. Συκάς, Μ.Ε. Θεολόγου, Καθηγητές Ε.Μ.Π.

- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Taub/Schilling

- ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

K. Sam Shanmugam

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κ.ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΥ

# ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- Κ.Υ.Α. με αριθμ. 53571/3839, Φ.Ε.Κ. 1105/Β/6-9-2000 που αφορά

“μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά”

- Κ.Υ.Α. με αριθμ. 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 518Β’, 25.04.2002) που αφορά

“ρυθμίσεις για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) χαμηλών συχνοτήτων”

- DIRECTIVE 2004/40/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004

on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

- Στη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης: “Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0Hz to 300GHz)”, 1999/519/EC, Official Journal of the European Communities issue L199/64, 30-7-1999.

Σύσταση του Συμβουλίου 1999/519/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0Hz-300GHz

- Σύσταση της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization – WHO): “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)”, Health Physics, April 1998.

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Ομάδες Εργασίας ΤΕ75/ΟΕ2, ΤΕ80/ΟΕ5 “Προστασία από την Έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Συνεγκατάστση κεραιών σταθμών ραδιοεπικοινωνιών

- ETSI EN 300 339: “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); General ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for radio communications equipment”.

|ETSI EN 300 339: “Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM). Γενική ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) για εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνιών.”

- ETSI TR 101 870 (V1.1.1): “Fixed radio transmitter sites; Exposure to non-ionising electromagnetic fields; Guidelines for working conditions”.

ETSI TR 101 870 (V1.1.1): “Σταθμότοποι σταθερών ραδιοπομπών. ‘Εκθεση σε μη ιοντίζοντα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Κατευθηντήριες γραμμές για συνθήκες εργασίας”.

- ITU-R Recommendation SM. 329-9: “Spurious emissions”.

Σύσταση SM. 329-9: “Ανωφελείς εκπομπές”.

- EN 301 489-05 V1.3.1 “Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM) – Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιουπηρεσίες – Μέρος 5 : Ειδικές συνθήκες για ιδιωτικές κινητές ραδιοεπικοινωνίες ξηράς (PMR) και βοηθητικό εξοπλισμό (ομιλιακό και μη ομιλιακό)

- “Υποδείγματα Τεχνικών Μελετών Ραδιοεκπομπών ”, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

- Τεχνικά Εγχειρίδια και Σχέδια της κατασκευάστριας εταιρίας ΓΕΝΕΡ ΑΕ

# Text boxes

Copyright © Παναγιώτης Σ. Έξαρχος, 2005

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

...................................

Παναγιώτης Σ. Έξαρχος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

............................

Ν. Ουζούνογλου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Χ. Καψάλης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Φ. Κωνσταντίνου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Κεραιών Κέντρου Εκπομπής Παράκτιου Σταθμού Ολυμπία – Ράδιο και Επεξεργασία τους σε Η/Υ

Παναγιώτης Σ. Έξαρχος

Παναγιώτης Σ. Έξαρχος

Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Κεραιών Κέντρου Εκπομπής Παράκτιου Σταθμού Ολυμπία – Ράδιο και Επεξεργασία τους σε Η/Υ