|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομεασ Τεχνολογιασ Υπολογιστων και Πληροφορικησ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Κιαμάλ Ζ. Πεκμεστζή

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομεασ Τεχνολογιασ Υπολογιστων και Πληροφορικησ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Κιαμάλ Ζ. Πεκμεστζή

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την     Σεπτεμβρίου 2005.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005

Αφιερωμένο σε όσους δουλεύουν με υπομονή και αφοσίωση

στο πεδίο της επιστήμης..

Dedicated to the industrious and devoted

workers of science. .

Περίληψη

Ο κλάδος των μικροελεγκτών-μικροϋπολογιστών είναι ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο με πληθώρα  εφαρμογών  στην καθημερινή ζωή λόγω του χαμηλού κόστους, του μικρού όγκου και κυρίως της υψηλής ευελιξίας τους.

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να εισάγει εις βάθος τον ενδιαφερόμενο στον κόσμο των μικροελεγκτών και των δυνατοτήτων τους. Ως εκ τούτου, εκπονήθηκε αρχικά  η συγγραφή των στοιχείων θεωρίας καλύπτοντας με λεπτομέρεια την αρχιτεκτονική, τον πυρήνα και τα περιφερειακά του μΕ AVR. Για την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας του παρατέθηκαν βαθμιαίας δυσκολίας παραδείγματα και ασκήσεις εξοικείωσης με τις διάφορες μονάδες (σε γλώσσα μηχανής Assembly).

Τέλος, υλοποιήθηκαν δύο ολοκληρωμένες εφαρμογές σε επίπεδο λογισμικού και υλικού. Η πρώτη εφαρμογή αποτελείται από το κύκλωμα ενός θερμόμετρου-φωτόμετρου. Συνίσταται από δύο αισθητήρες θερμοκρασίας και φωτισμού, την δειγματοληψία και ψηφιοποίηση των τιμών τους μέσω ενός αναλογικού σε ψηφιακό μετατροπέα ADC και την αποστολή των τιμών μέσω της σειριακής θύρας RS-232 (και της μονάδας UART) στο HyperTerminal ενός υπολογιστή. Η δεύτερη εφαρμογή αφορά την ανάγνωση-εγγραφή σε εξωτερική μνήμη  I2C EEPROM. Εν προκειμένω, γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου I2C (ή TWI) και της σειριακής θύρας RS-232 (μονάδα UART) για την αμφίδρομη επικοινωνία με το HyperTerminal ενός υπολογιστή.

Λέξεις-κλειδιά

AVR, ATMEGA16, Μικροελεγκτής, Εντολές, Διακοπές,  Περιφερειακά, EEPROM, UART, SPI, I2C,   Μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό ADC, θερμόμετρο, φωτόμετρο,  Avr Studio, WinAVR

Abstract

The field of microcontrollers-microcomputers is a rapidly developing sector with numerous applications in everyday life due to its low cost, small size and mainly its high flexibility.

The objective of this diploma thesis is to introduce and give an insight about the world of microcontrollers and their capabilities. Thus, the writing of the theory was initially elaborated including the architecture, the core and the peripherals of a microcontroller AVR in detail. For a thorough comprehension of the operation, examples of gradual difficulty and familiarization exercises (in Assembly language) are presented.

Eventually, two complete applications were implemented in software and hardware level. The first application is composed of a thermometer and a light meter. It consists of a temperature and a light sensor, whose values are sampled and digitized via an analog to digital converter ADC and afterwards transmitted through the serial port RS-232 (and the UART unit) to the HyperTerminal of a computer. The second application deals with the reading-writing process of an external I2C EEPROM. Specifically, the double-way communication between the EEPROM and the HyperTerminal of a computer is materialized thanks to the I2C (or TWI) protocol and the serial port RS-232 (UART unit).

Key-Words

AVR, ATMEGA16, Microcontroller, Instructions,  Interrupts, Peripherals, SPI, I2C,

EEPROM, UART, SPI, I2C, Digital to Analog Converter, thermometer, temperature sensor, lightmeter, light sensor, HyperTerminal, Avr Studio, WinAVR

Ευχαριστίες Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 στο Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών συστημάτων του ΕΜΠ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο Καθηγητή κ. Κ. Πεκμεστζή για την καθοδήγηση και συμπαράστασή του κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους συμβάλανε στην υλοποίηση της εργασίας με τις εύστοχες παρατηρήσεις τους, και ιδιαίτερα τον φίλο μου Jahrar Ali.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ  AVR      1	18

1.1 Εισαγωγή	18

1.2 Μνήμη δεδομένων και μνήμη προγράμματος	21

1.3 Μνήμη SRAM	25

1.4 Εντολές	26

1.5 Διευθυνσιοδότηση	45

1.6 Στοίβα	61

1.7 Υπορουτίνες	64

1.8 Μακροεντολές	67

1.9 Αριθμητική λογική μονάδα (ALU) και καταχωρητές	69

1.10 Θύρες εισόδου-εξόδου	74

1.11 Εσωτερικές Διακοπές	78

1.12 Χρονιστής επιτήρησης (WATCH DOG TIMER)	82

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ  AVR       2	84

2.1 Μνήμη EEPROM	84

2.2 Μονάδα σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (SPI)	86

2.3 Μονάδα ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας UART	93

2.4 Χρονιστής	101

2.5 Αναλογικός συγκριτής	113

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 	      3	116

3.1 Περιγραφή ATMEGA16	116

3.2 Ο Πίνακας χαρακτήρων ASCII και οι βασικοί τύποι αρίθμησης	124

3.3 Εκφράσεις	139

3.4 DIRECTIVES	142

3.5 Οι εντολές του μικροελεγκτή AVR	149

3.6 Βιβλιογραφία	170

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ    4	171

4.1 Τα εργαλεία ανάπτυξης	173

4.2 Θύρες εισόδου-εξόδου	176

4.3 Διακοπές	182

4.4 Χρονιστής/Μετρητής	187

4.5 Μονάδα ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας UART	192

4.6 Μνήμη EEPROM	196

4.7 Σειριακή Διεπαφή I2C (TWI)	205

4.8 ADC και UART	216

# Ευρετήριο σχημάτων

| Σχήμα 1.1 Αρχιτεκτονική Harvard | 18 |
| --- | --- |
| Σχήμα 1.2 Μικροελεγκτής και περιφερειακά | 19 |
| Σχήμα 1.3 Αρχιτεκτονική των μικροελεγκτών AVR | 20 |
| Σχήμα 1.4 Τύποι μνήμης | 21 |
| Σχήμα 1.5 συνεχή διοχέτευση εντολών (Παράλληλη ανάκληση και εκτέλεση εντολών) | 22 |
| Σχήμα 1.6 Βήματα διαδικασίας εκτέλεσης εντολής στην ALU | 22 |
| Σχήμα 1.7 Χάρτης μνήμης προγράμματος | 23 |
| Σχήμα 1.8 Μνήμη δεδομένων | 24 |
| Σχήμα 1.9 φάσεις ανάγνωσης-εγγραφής στην εσωτερική μνήμη SRAM | 25 |
| Σχήμα 1.10 Παράδειγμα μεταφοράς μεταξύ καταχωρητών | 28 |
| Σχήμα 1.11 Παράδειγμα ανάγνωσης μιας θύρας | 30 |
| Σχήμα 1.12 Παράδειγμα απευθείας διευθυνσιοδότησης δύο καταχωρητών | 32 |
| Σχήμα 1.13 Παράδειγμα άμεσης διευθυνσιοδότησης ενός καταχωρητή | 34 |
| Σχήμα 1.14 Παράδειγμα εντολής bit | 37 |
| Σχήμα 1.15 Παράδειγμα εντολής κλήσης ρουτίνας | 42 |
| Σχήμα 1.16 Τρόποι διευθυνσιοδότησης | 45 |
| Σχήμα 1.17 Απευθείας διευθυνσιοδότηση καταχωρητή | 46 |
| Σχήμα 1.18 Απευθείας διευθυνσιοδότηση δύο καταχωρητών | 47 |
| Σχήμα 1.19 Απευθείας διευθυνσιοδότηση των θυρών εισόδου-εξόδου | 47 |
| Σχήμα 1.20 Απευθείας διευθυνσιοδότηση της μνήμης δεδομένων | 49 |
| Σχήμα 1.21 Παράδειγμα απευθείας διευθυνσιοδότησης της μνήμης δεδομένων | 49 |
| Σχήμα 1.22 Πρόσβαση στην SRAM | 50 |
| Σχήμα 1.23 Έμμεση διευθυνσιοδότηση της μνήμης δεδομένων | 51 |
| Σχήμα 1.24 Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης της μνήμης δεδομένων | 51 |
| Σχήμα 1.25 Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης της μνήμης δεδομένων με αύξηση δείκτη | 52 |
| Σχήμα 1.26 Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης της μνήμης δεδομένων με μείωση δείκτη | 52 |
| Σχήμα 1.27 Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης της μνήμης δεδομένων με μετατόπιση | 53 |
| Σχήμα 1.28 Σχετική διευθυνσιοδότηση της μνήμης προγράμματος | 56 |
| Σχήμα 1.29 Έμμεση διευθυνσιοδότηση της μνήμης προγράμματος | 57 |
| Σχήμα 1.30 Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης της μνήμης προγράμματος | 57 |
| Σχήμα 1.31 τυπική μορφή (format) εντολών | 61 |
| Σχήμα 1.32 Διαμόρφωση στοίβας | 63 |
| Σχήμα 1.33 Λειτουργία στοίβας | 65 |
| Σχήμα 1.34 Συνδέσεις της ALU | 69 |
| Σχήμα 1.35 καταχωρητές θυρών ειδόδου-εξόδου | 76 |
| Σχήμα 1.36 Διάγραμμα ροής για ISR | 80 |
| Σχήμα 1.37 Δημιουργία επανατοποθέτησης από WDT | 82 |
| Σχήμα 2.1 μεταφορά δεδομένου μεταξύ master και slave διάταξης | 86 |
| Σχήμα 2.2 εγκατάσταση μονάδας SPI με μια δευτερεύουσα διάταξη | 88 |
| Σχήμα 2.3 εγκατάσταση μονάδας SPI με δύο δευτερεύουσες διατάξεις | 88 |
| Σχήμα 2.4 μεταφορά δεδομένων σε μονάδα SPI σε ακμή ανόδου και καθόδου | 91 |
| Σχήμα 2.5 Προγραμματισμός εντός κυκλώματος | 92 |
| Σχήμα 2.6 Μονάδα UART | 93 |
| Σχήμα 2.7 γεννήτρια ρυθμού μετάδοσης | 94 |
| Σχήμα 2.8 πομπός UART | 95 |
| Σχήμα 2.9 διάγραμμα ροής μετάδοσης | 95 |
| Σχήμα 2.10 δέκτης UART | 96 |
| Σχήμα 2.11 δειγματοληψία δεδομένου | 96 |
| Σχήμα 2.12 8-bit χρονιστής και hardware | 102 |
| Σχήμα 2.13 16-bit χρονιστής και hardware | 104 |
| Σχήμα 2.14 κανονική λειτουργία TCNT1 | 106 |
| Σχήμα 2.15 Λειτουργία εξόδου σύγκρισης | 108 |
| Σχήμα 2.16 Λειτουργία εισόδου σύλληψης | 109 |
| Σχήμα 2.17 Ανάστροφη και κανονική PWM | 112 |
| Σχήμα 2.18 σχέδιο συγκριτή | 113 |
| Σχήμα 2.19 αναλογικός συγκριτής | 113 |
| Σχήμα 2.20 πυροδότηση διακοπής του συγκριτή | 115 |
| Σχήμα 3.1 Ακροδέκτες του μικροελεγκτή atmega16 | 118 |
| Σχήμα 4.1 Προγραμματισμός STK500 | 173 |
| Σχήμα 4.2 περιβάλλον ανάπτυξης AvrStudio | 174 |
| Σχήμα 4.3 αναπτυξιακή πλακέτα STK500 | 175 |
| Σχήμα 4.4 Τα στοιχεία που συνθέτουν το STK500 | 175 |
| Σχήμα 4.5 Διάγραμμα ροής για ISR | 183 |
| Σχήμα 4.6 Διασύνδεση του διαύλου I2C | 205 |
| Σχήμα 4.7 Έγκυρα δεδομένα | 206 |
| Σχήμα 4.8 Απεικόνιση της λειτουργικής μονάδας I2C | 206 |
| Σχήμα 4.9 Μετάδοση σε I2C | 207 |
| Σχήμα 4.10 διεπαφή I2C για ανάγνωση-εγγραφή σε εξωτερική μνήμη EEPROM μέσω του HyperTerminal | 207 |
| Σχήμα 4.11 σύνδεση I2C μνήμης EEPROM με ATMEGA16 | 208 |
| Σχήμα 4.12 σύνδεση θερμομέτρου-φωτομέτρου με HyperTerminal μέσω ADC | 217 |
| Σχήμα 4.13 σύνδεση θερμομέτρου-φωτομέτρου με ATMEGA16 | 217 |

Ευρετήριο Παραδειγμάτων

| Παραδείγματα χρήσης εντολών μεταφοράς και αριθμητικών πράξεων | …34 |
| --- | --- |
| Παράδειγμα εντολών σε επίπεδο bit | …37 |
| Παραδείγματα εντολών ελέγχου ροής του προγράμματος και διακλάδωσης | …42 |
| Παράδειγμα απευθείας διευθυνσιοδότησης των θυρών εισόδου-εξόδου | …47 |
| Παράδειγμα άμεσης διευθυνσιοδότησης | …49 |
| Παραδείγματα έμμεσης διευθυνσιοδότησης | …53 |
| Παράδειγμα πρόσβασης σε θέση μνήμης προγράμματος | …58 |
| παρουσιάζει έναν πίνακα με 10 διαφορετικές 16-bit τιμές, όπου η έκτη τιμή διαβάζεται και αποθηκεύεται σε ζεύγος κατ/των | …59 |
| χρήση της LPM για ανάγνωση bytes από πίνακα δεδομένων | ...59 |
| αρχικοποίηση στοίβας | …65 |
| δείχνει πώς να θέτουμε τη στοίβα, να καλούμε υπορουτίνες, να διαβάζουμε μια θύρα και να εκτελούμε άλματα συνθήκης | …65 |
| ορισμός μακροεντολής | …67 |
| χρήση μακροεντολής για άναμμα LEDs | …67 |
| χρήση ετικέτας εντός μακροεντολής και ένα άλμα σε ετικέτα έξω από μακροεντολή | …68 |
| χρήση παραμέτρων σε μακροεντολή | …68 |
| εγγραφή και ανάγνωση σε μια θύρα | …76 |
| εγγραφή και ανάγνωση σε μια θύρα για χειρισμό leds | …77 |
| επιδεικνύει τα leds και τα switches | …77 |
| απενεργοποίηση-απεμπλοκή του WDT | …83 |
| δείχνει πως ο watch dog timer παράγει περιοδικά ένα reset | …83 |
| διαχείριση της EEPROM | …85 |
| μεταφορά δεδομένων μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας διάταξης (spi) | …91 |
| αρχικοποιεί, στέλνει και λαμβάνει δεδομένα των 8-bit από την UART με τη μέθοδο polling | …98 |
| αρχικοποιεί, στέλνει και λαμβάνει δεδομένα των 9-bit από την UART με τη μέθοδο polling | …100 |
| κανονική λειτουργία χρονιστή1 | …107 |
| λειτουργία σύγκρισης χρονιστή1 | …108 |
| λειτουργία σύλληψης χρονιστή1 | …110 |
| λειτουργία PWM χρονιστή1 | …112 |
| αρχικοποίησης του συγκριτή | ...114 |
| συνδυαστικό πρόβλημα | …119 |
| υλοποίηση δυο ζαριών (χρήση χρονιστή0) | …120 |
| πρόβλημα εξετάσεων | ...122 |
| πολλαπλασιασμός δυαδικών | …124 |
| διαίρεση δυαδικών | …125 |
| μετατροπές βασικών αριθμητικών τύπων | …127 |

# ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 	 					1

# ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ  AVR

# 1.1 Εισαγωγή

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η περιγραφή των μικροελεγκτών AVR στο πεδίο της αρχιτεκτονικής και των περιφερειακών μονάδων. Ο μικροελεγκτής AVR περιέχει έναν επεξεργαστή RISC (Reduced Instruction Set Computer) o οποίος έχει σχεδιαστεί με βάση την αρχιτεκτονική Harvard. Όπως φαίνεται από το σχήμα, στην αρχιτεκτονική Harvard υπάρχει διαφορετικός δίαυλος για τη μεταφορά δεδομένων (data bus) και διαφορετικός δίαυλος για τη μεταφορά των εντολών (instruction bus). Η ύπαρξη δύο διαφορετικών μνημών, μνήμη δεδομένων (data memory) και  μνήμη προγράμματος (program memory), καθιστά την αρχιτεκτονική Harvard αποδοτική, αφού μπορεί να εκτελείται κάποια εντολή και παράλληλα να εγγράφεται ή να διαβάζεται η μνήμη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εκτέλεση της εντολής σε ένα μόνο χρόνο μηχανής.

Σχήμα 1.1  Αρχιτεκτονική Harvard

Τα γενικά χαρακτηριστικά των μικροελεγκτών AVR είναι τα παρακάτω:

α. Οι μικροελεγκτές διαθέτουν ενσωματωμένη μνήμη flash με δυνατότητα προγραμματισμού εντός του συστήματος - ISP(In System Programmable)- σαν μνήμη προγράμματος. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητες εξωτερικές μνήμες τύπου rom ή eprom που να περιέχουν τον κώδικα του προγράμματος.

β. Οι μικροελεγκτές διαθέτουν 32 καταχωρητές εργασίας των 8-bit. Συνεπώς, οι διάφορες μεταβλητές μπορούν να αποθηκεύονται εντός της CPU αντί των θέσεων μνήμης, όπου η διαδικασία πρόσβασης απαιτεί περισσότερο χρόνο.

γ. Οι μικροελεγκτές διαθέτουν ενσωματωμένη μνήμη δεδομένων(data memory) τύπου EEPROM και SRAM στα περισσότερα μοντέλα της σειράς. Οι μνήμες αυτές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση σταθερών τιμών και μεταβλητών.

δ. Λειτουργία σε συχνότητες χρονισμού από 0 έως 10ΜHz. Καθώς οι περισσότερες εντολές ολοκληρώνονται σε μια περίοδο του κεντρικού σήματος χρονισμού, η επίδοση είναι βελτιωμένη σε σύγκριση με τους κλασσικούς μικροελεγκτές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα χρονισμού.

ε. Εσωτερικό κύκλωμα που επανατοποθετεί το σύστημα κατά την εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας (Power On Reset-POR).

στ. Οι μικροελεγκτές διαθέτουν ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο χρονιστή με μονάδα διαίρεσης συχνότητας(prescaler) . Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κρίσιμου χρονισμού.

ζ. Εσωτερικές και εξωτερικές διακοπές.

η. Προγραμματιζόμενο χρονιστή επιτήρησης (Watch Dog Timer-WDT). Ο συνήθης ρόλος του είναι η αποφυγή εσφαλμένων λειτουργιών σε περίπτωση κατάρρευσης του προγράμματος.

θ. Λειτουργίες αποκοπής (Power down) και ηρεμίας (Sleep) .Ο επεξεργαστής τίθεται στις καταστάσεις αυτές όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα, ούτως ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος.

ι. Διάφορα μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένο ταλαντωτή τύπου RC.

k. Πληθώρα περιφερειακών, όπως  UART, SPI, αναλογικός συγκριτής, μετατροπέας adc, κλπ

Σχήμα 1.2  Μικροελεγκτής και περιφερειακά

Διάφορα μοντέλα μικροελεγκτών και τα χαρακτηριστικά τους:

Πίνακας 1.1  Διάφορα μοντέλα μικροελεγκτών AVR

| Μοντέλο | Ακροδέκτες | Flash | EEPROM | RAM | UART | ADC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90S1200 | 20 | 1K | 64 bytes | 0 | Όχι | Όχι |
| 90S2313 | 20 | 2K | 128 | 128 | Ναι | Όχι |
| 90S2323 | 8 | 2K | 128 | 128 | Όχι | Όχι |
| 90S2333 | 28 | 2K | 128 | 128 | Ναι | Ναι |
| 90S4433 | 28 | 4K | 256 | 128 | Ναι | Ναι |
| 90S4414 | 40 | 4K | 256 | 256 | Ναι | Όχι |
| 90S8515 | 40 | 8K | 512 | 512 | Ναι | Όχι |
| 90S4434 | 40 | 4K | 256 | 256 | Ναι | Ναι |
| 90S2343 | 8 | 2K | 128 | 128 | Όχι | Όχι |
| Mega103 | 64 | 128K | 4096 | 4096 | Ναι | Ναι |
| Mega603 | 64 | 64K | 2048 | 4096 | Ναι | Ναι |
| Tiny10 | 8 | 1K | 64 | 0 | Όχι | Όχι |
| Tiny12 | 8 | 1K | 64 | 0 | Όχι | Όχι |
| Tiny13 | 8 | 2K | 128 | 128 | Όχι | Όχι |

Η αρχιτεκτονική των επεξεργαστών AVR με τις διάφορες λειτουργικές μονάδες φαίνεται στο Σχήμα 1.3.

Σχήμα 1.3 Αρχιτεκτονική των μικροελεγκτών AVR

Όπως φαίνεται στο σχήμα, ένας μικροελεγκτής διαθέτει τα εξής είδη μνήμης:

- μνήμη δεδομένων

- μνήμη προγράμματος τύπου flash

- μνήμη EEPROM με αρχική διεύθυνση $0000 και χωρητικότητα από 64bytes ως 4Κbytes.

Σχήμα 1.4  Τύποι μνήμης

# 1.2 Μνήμη δεδομένων και μνήμη προγράμματος

Η μνήμη προγράμματος είναι τύπου flash, επιτυγχάνει ταχεία αποθήκευση-φόρτωση δεδομένων,  και συνδέεται με δίαυλο των 16-bit για την τροφοδοσία του καταχωρητή εντολών. Στη μνήμη προγράμματος αποθηκεύονται οι εντολές και τα διανύσματα διακοπών (interrupt vectors). Για παράδειγμα τα διανύσματα διακοπών του μικροελεγκτή AT90S8515 φαίνονται στον πίνακα 1.6. Όλες οι εντολές έχουν μήκος 16 bits ή 32 bits (δηλ. 2 bytes=1 λέξη), άρα καταλαμβάνουν μία ή δύο θέσεις της μνήμης προγράμματος, αφού η μνήμη flash είναι οργανωμένη σε διάταξη 8Κx16. Ο μετρητής προγράμματος του ATmega16 έχει μήκος 13 bits ώστε να επιτυγχάνει πρόσβαση σε 8K θέσεις μνήμης προγράμματος.

Η πρόσβαση στη μνήμη προγράμματος γίνεται σε μία περίοδο του σήματος χρονισμού. Η εκτέλεση των περισσοτέρων εντολών γίνεται σε μία περίοδο του κεντρικού ρολογιού, γεγονός που οφείλεται στη συνεχή διοχέτευση εντολών (instruction pipeline).

Δηλαδή, κατά την εκτέλεση μιας εντολής γίνεται ανάκληση από την μνήμη της επόμενης εντολής. Ανάκληση και εκτέλεση πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Το σχήμα 1.5 απεικονίζει την παράλληλη διαδικασία ανάκλησης και εκτέλεσης εντολής που καθίσταται δυνατή χάρη στην αρχιτεκτονική Harvard και το ταχείας πρόσβασης Register File. Αυτή η ιδέα επιτυγχάνει απόδοση έως 1 MIPS ανά MHz.

Έπειτα, αφού η εντολή ανακληθεί από τη μνήμη φορτώνεται στον καταχωρητή εντολών. Αυτός με τη σειρά του συνδέεται με τον αποκωδικοποιητή εντολών, όπου παράγονται τα κατάλληλα σήματα ελέγχου για την εκτέλεση της εντολής με τη βοήθεια της αριθμητικής λογικής μονάδας (ALU). Το σχήμα 1.6 απεικονίζει τη διαδικασία, που ως επί το πλείστον απαιτεί μια περίοδο του σήματος χρονισμού.

Ο επεξεργαστής CPU καθοδηγείται από το σήμα ρολογιού της CPU clkCPU, που παράγεται από την επιθυμητή πηγή χρονισμού του chip. Δεν χρησιμοποιείται διαίρεση εσωτερικού σήματος ρολογιού.

Σχήμα 1.5 συνεχή διοχέτευση εντολών (Παράλληλη ανάκληση και εκτέλεση εντολών)

Σχήμα 1.6 Βήματα διαδικασίας εκτέλεσης εντολής στην ALU

Η διάρκεια της μνήμης είναι τουλάχιστον 10000 κύκλοι εγγραφής / διαγραφής. Για προστασία του λογισμικού, η μνήμη χωρίζεται σε δύο τμήματα, το τμήμα εκκίνησης (Boot Program section) και το τμήμα εφαρμογών (Application Program section).Τα δύο τμήματα έχουν bits κλειδώματος για ασφάλεια εγγραφής και ανάγνωσης/εγγραφής. (Η εντολή SPM που γράφει στο τμήμα εφαρμογών πρέπει να βρίσκεται εντός του τμήματος εκκίνησης.)

Σχήμα 1.7 Χάρτης μνήμης προγράμματος

Η μνήμη προγράμματος έχει δυνατότητα προγραμματισμού εντός του συστήματος (In-System Programmable Flash memory) μέσω μιας σειριακής διεπαφής SPI ή με έναν συμβατικό μη-πτητικό προγραμματιστή. Ενδεικτικά ο μικροελεγκτής AT90S2313 περιέχει 2K bytes ενσωματωμένης In-System Programmable Flash μνήμης.

Η μνήμη δεδομένων συνδέεται με ένα δίαυλο των 8-bit για την επικοινωνία των περιφερειακών μονάδων με τους καταχωρητές ελέγχου. Η μνήμη δεδομένων χωρίζεται στα εξής τμήματα:

- Στην ομάδα καταχωρητών εργασίας (register file) των 8-bits.

- Στους καταχωρητές εισόδου-εξόδου των 8-bits.

- Στην εσωτερική στατική μνήμη SRAM. Η μνήμη αυτή χρησιμοποιείται για αποθήκευση μεταβλητών και ως στοίβα (stack).

- Στην εξωτερική στατική μνήμη SRAM. Σε ελεγκτές που διαθέτουν θύρες πρόσβασης σε εξωτερικό δίαυλο μπορούμε να συνδέσουμε εξωτερική μνήμη.

Σχήμα 1.8  Μνήμη δεδομένων

Οι θέσεις της μνήμη δεδομένων είναι γραμμικές με κανονικό χάρτη μνήμης. Η πρόσβαση στα (128) bytes μνήμης SRAM, Register File και κατ/των εισόδου – εξόδου Ι/Ο επιτυγχάνεται εύκολα μέσω των 5 διαφορετικών τρόπων διευθυνσιοδότησης που υποστηρίζει η αρχιτεκτονική AVR.

Εφόσον στο Register File αναθέτονται οι 32 χαμηλότερες διευθύνσεις της μνήμης δεδομένων ($00-$1F), μπορούμε να το χειριστούμε σαν να πρόκειται για μνήμη και όχι μόνο σαν ανεξάρτητους κατ/τες. Άρα, λοιπόν, η πρόσβαση επιτυγχάνεται και με τους συμβατικούς τρόπους διευθυνσιοδότησης, όπως θα δούμε σε κάποιο παράδειγμα.

Οι θέσεις μνήμης εισόδου-εξόδου περιέχουν 64 διευθύνσεις για λειτουργίες περιφεριακών της CPU, όπως κατ/τες ελέγχου, χρονιστές/μετρητές , A/D μετατροπείς, μονάδα USART, αναλογικό συγκριτή και άλλες λειτουργίες Ι/Ο. Η πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις μπορεί να είναι άμεση (π.χ. IN UDR,r1) ή έμμεση μέσω της αντίστοιχης διεύθυνσης ($20-$5F),(π.χ. LD Data, ST Data).

Η μνήμη SRAM εξηγείται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.

Ενδεικτικά για το μικροελεγκτή AT90S2313, από τις 224 θέσεις μνήμης δεδομένων οι πρώτες 96 αντιστοιχούν σε Register File(32) και μνήμη Ι/Ο(64) και οι επόμενες 128 ($60-$DF) αντιστοιχούν στην SRAM.

# 1.3 Μνήμη SRAM

Τα περισσότερα μοντέλα μικροελεγκτών διαθέτουν μνήμη δεδομένων SRAM (static RAM).Η χρήση της μπορεί να αποφευχθεί μόνο σε απλά προγράμματα, όπου τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε κατ/τες.

Η SRAM είναι μνήμη η οποία δεν είναι απευθείας προσβάσιμη από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Arithmetic and Logical Unit ALU ή συσσωρευτής) σε αντίθεση με τους κατ/τες. Για την πρόσβαση σε θέσεις μνήμης συνήθως χρησιμοποιούμε κάποιον κατ/τη για προσωρινή ενδιάμεση αποθήκευση. Το μέγεθος της κυμαίνεται από 128 bytes (π.χ. στα μοντέλα AT90S2323,AT Tiny13) έως 4096 bytes (στα μοντέλα ΑΤ Mega103, ΑΤ Mega603).

Προφανώς οι λειτουργίες μέσω της SRAM είναι πιο αργές σε σχέση με τους κατ/τες. Ο χρόνος πρόσβασης στην μνήμη απαιτεί δυο περιόδους του σήματος χρονισμού. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η πρόσβαση στην SRAM χρησιμοποιεί έναν καταχωρητή δείκτη (ζεύγος δύο καταχωρητών), ο οποίος καθορίζει τη διεύθυνση στη μνήμη. Κατά την πρώτη περίοδο του κεντρικού ρολογιού εκτελούνται οι απαιτούμενες λειτουργίες των καταχωρητών για τον καθορισμό της διεύθυνσης. Στη δεύτερη περίοδο λαμβάνει χώρα η πρόσβαση στη μνήμη (εγγραφή ή ανάγνωση). Οι φάσεις ανάγνωσης-εγγραφής φαίνονται στο σχήμα 1.10.

Σχήμα 1.9 φάσεις ανάγνωσης-εγγραφής στην εσωτερική μνήμη SRAM

Από την άλλη πλευρά η ελάχιστη χωρητικότητα είναι 128 bytes, πολύ περισσότερο από την χωρητικότητα των 32 κατ/των. Τα μοντέλα μετά το AT90S8515 προσφέρουν τη δυνατότητα για σύνδεση εξωτερικής μνήμης SRAM για εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις χωρητικότητας.

Η πρόσβαση επιτυγχάνεται όπως και στην ενσωματωμένη SRAM χωρίς την χρήση επιπλέον εντολών. Εκτός από την απευθείας πρόσβαση με χρήση διευθύνσεων, υπάρχει και η έμμεση πρόσβαση με χρήση κατ/τη δείκτη με ή χωρίς αύξηση, μείωση, μετατόπιση.

Η πιο σημαντική χρήση της SRAM είναι η λειτουργία στοίβας. Στη στοίβα μπορούμε να αποθηκεύουμε (push) πληροφορίες και έπειτα να τις ανακτήσουμε(pop).Οι πληροφορίες μπορεί να είναι τιμές, το περιεχόμενο ενός κατ/τη, η διεύθυνση επιστροφής πριν την κλήση υπορουτίνας ή διεύθυνση επιστροφής από διακοπή του υλικού.

Σύνδεση εξωτερικής μνήμης SRAM

Σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων σε μνήμη είναι δυνατή η σύνδεση εξωτερικής

μνήμης SRAM.Ο τρόπος σύνδεσης γίνεται συνήθως μέσω των θυρών PORTA, PORTC και του σήματος ALE. Το σήμα ALE (Address Latch Enable) πολυπλέκει το δίαυλο δεδομένων (PORTC) με το δίαυλο διευθύνσεων (PORTA). Η θύρα PORTA γίνεται το τμήμα AD0-7 του δίαυλου δ/νσεων της εξωτερικής μνήμης και η θύρα PORTC γίνεται το τμήμα AD8-15 του δίαυλου δ/νσεων

Η σύνδεση εξωτερικής μνήμης ενεργοποιείται θέτοντας το bit7(SRE) του κατ/τη MCUCR. O χρόνος πρόσβασης στην εξωτερική μνήμη διαρκεί τρεις περιόδους του σήματος χρονισμού. Όταν όμως τίθεται και το bit6(SRW) του κατ/τη MCUCR εισάγεται ένας επιπλέον κύκλος αναμονής, οπότε η διαδικασία πρόσβασης διαρκεί τέσσερις περιόδους.

# 1.4 Εντολές

Οι εντολές της γλώσσας των μικροελεγκτών μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες :

α) Εντολές μεταφοράς δεδομένων

β) Εντολές αριθμητικών και λογικών πράξεων

γ) Εντολές σε επίπεδο bit και ελέγχου bit

δ) Εντολές ελέγχου ροής του προγράμματος και διακλάδωσης

Οι εντολές περιλαμβάνουν 2 τμήματα. Το πρώτο (operation code ή opcode) αποτελεί το λειτουργικό κώδικα που πληροφορεί τον επεξεργαστή για τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν. Το δεύτερο τμήμα προσδιορίζει τον τελεστή (operand) για τον οποίο θα λειτουργήσει ο κώδικας.

- Εντολές μεταφοράς δεδομένων

Πρόκειται για εντολές μεταφοράς δεδομένων μεταξύ καταχωρητών ή μεταξύ καταχωρητών και μνήμης ή μεταξύ καταχωρητή και σταθεράς. Οι σημαίες δεν επηρρεάζονται. Ο καταχωρητής είναι ένας από τους 32 καταχωρητές εργασίας R0-R31 που διαθέτουν το αντίστοιχο τμήμα μνήμης(register file). Με Rd συμβολίζεται ο καταχωρητής εργασίας που αποτελεί τη θέση προορισμού του αποτελέσματος και με Rr συμβολίζεται ο καταχωρητής εργασίας που αποτελεί τη θέση προέλευσης των δεδομένων.

| Εντολές μεταφοράς δεδομένων |
| --- |
| MOV | Rd, Rr | Move Between Registers | Rd( Rr | Καμία | 1 |
| MOVW | Rd, Rr | Copy Register Word | Rd+1:Rd( Rr+1:Rr | Καμία | 1 |
| LDI | Rd, K | Load Immediate | Rd ( K | Καμία | 1 |
| LD | Rd, X | Load Indirect | Rd ( (X) | Καμία | 2 |
| LD | Rd, X+ | Load Indirect and Post-Inc. | Rd ( (X), X( X+ 1 | Καμία | 2 |
| LD | Rd, - X | Load Indirect and Pre-Dec. | X( X – 1, Rd( (X) | Καμία | 2 |
| LDD | Rd, Z+q | Load Indirect with Displacement | Rd ( (Z+ q) | Καμία | 2 |
| LDS | Rd, k | Load Direct from SRAM | Rd ( (k) | Καμία | 2 |
| ST | X, Rr | Store Indirect | (X)(Rr | Καμία | 2 |
| ST | X+, Rr | Store Indirect and Post-Inc. | (X)(Rr, X( X+ 1 | Καμία | 2 |
| ST | - X, Rr | Store Indirect and Pre-Dec. | X ( X – 1, (X)(Rr | Καμία | 2 |
| STD | Z+q,Rr | Store Indirect with Displacement | (Z + q) ( Rr | Καμία | 2 |
| STS | k, Rr | Store Direct to SRAM | (k) ( Rr | Καμία | 2 |
| LPM | Rd, Z | Load Program Memory | R0 ( (Z) | Καμία | 3 |
| SPM | Rr | Store Program Memory | (Z) ( R1:R0 | Καμία | - |
| IN | Rd | In Port | Rd ( P | Καμία | 1 |
| OUT | Rd, Rr | Out Port | P ( Rr | Καμία | 1 |
| PUSH | Rd, Rr | Push Register on Stack | STACK ( Rr | Καμία | 2 |
| POP | Rd, K | Pop Register from Stack | Rd ( STACK | Καμία | 2 |

Όπου Rr καταχωρητής προέλευσης και Rd καταχωρητής προορισμού του Register File, k  μια σταθερή διεύθυνση και Κ μια σταθερά. Οι καταχωρητές X,Y,Z λέγονται καταχωρητές δείκτη και αντιστοιχούν στα ζευγη X=R27:R26, Y=R29:R28 και Z=R31:R30. Χρησιμοποιούνται ως 16-bit κατ/τες δείκτη για πρόσβαση προς θέσεις μνήμης SRAM ή προς θέσεις μνήμης προγράμματος (μονάχα ο Ζ) Τέλος, q (6-bit) είναι η μετατόπιση για έμμεση διευθυνσιοδότηση. Οι εντολές LD, ST εφαρμόζονται και για τους τρεις καταχωρητές δείκτη.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ καταχωρητών:

MOV Rd,Rr :  Rd Rr

Περιγραφή: Το περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αντιγράφεται στον Rd. Ο Rr παραμένει αναλλοίωτος

MOVW Rd,Rr  :  Rd+1:Rd Rr+1:Rr

Περιγραφή: Το περιεχόμενο του ζεύγους καταχωρητών Rr+1:Rr αντιγράφεται στο ζεύγος καταχωρητών Rd+1:Rd.

Σχήμα 1.10 Παράδειγμα μεταφοράς μεταξύ καταχωρητών

Άμεση φόρτωση σταθεράς σε καταχωρητή:

LDI Rd,Κ :  Rd K

Περιγραφή: Άμεση φόρτωση μιας σταθεράς 8-bit στον καταχωρητή Rd. Ο καταχωρητής Rd είναι ένας από τους  R16-R31.

Άμεση φόρτωση/ αποθήκευση από/προς θέσης μνήμης SRAM:

LDS Rd,Κ :  Rd (k)

Περιγραφή: Τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (k) φορτώνονται στον καταχωρητή Rd.

STS Rr,Κ :  (k) Rr

Περιγραφή: Άμεση αποθήκευση καταχωρητή. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (k).

Έμμεση φόρτωση/ αποθήκευση καταχωρητή μέσω καταχωρητή δείκτη(X,Y,Z). Οι επόμενες εντολές εφαρμόνται αντίστοιχα και για τους τρεις καταχωρητές δείκτη. Επίσης, είναι δυνατή η αύξηση ή μείωση του καταχωρητή δείκτη κατά μία μονάδα, καθώς και η χρήση μετατόπισης κατά την πρόσβαση σε θέσης μνήμης μέσω καταχωρητή δείκτη:

LD Rd,X :  Rd (X)

Περιγραφή: Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Χ). Ο καταχωρητής Χ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R26:R27.

ST Χ,Rr :  (X) Rr

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (X).

Επίσης, είναι δυνατή η αύξηση ή μείωση του καταχωρητή δείκτη κατά μία μονάδα, καθώς και η χρήση μετατόπισης κατά την πρόσβαση σε θέσης μνήμης μέσω καταχωρητή δείκτη.

Χειρισμός θέσης μνήμης προγράμματος:

LPM :  R0 (Z)

Περιγραφή: Φόρτωση των περιεχομένων μιας θέσης μνήμης. Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης προγράμματος (Ζ) φορτώνεται στον καταχωρητή R0

SPM :  (Z) R1:R0

Περιγραφή: (Store Program Memory) Έμμεση αποθήκευση ζεύγους καταχωρητών. Τo περιεχόμενο των καταχωρητών R1:R0 αποθηκεύεται στη θέση μνήμης προγράμματος (Ζ).

H πρόσβαση στις θέσεις μνήμης που αντιστοιχούν οι μονάδες εισόδου-εξόδου (Ι/Ο memory) επιτυγχάνεται με 2 εντολές: της ΙΝ Rd,PortAddress και της OUT PortAddress,Rr,όπου PortAddress είναι η διεύθυνση του καταχωρητή εισόδου-εξόδου.

IN Rd,A : Rd  I/O(A)

Περιγραφή: Εισαγωγή δεδομένων από καταχωρητή εισόδου-εξόδου (θύρες, χρονιστές, καταχ/τες κλπ) σε καταχωρητή Rd.

OUT A,Rr :  I/O(A) Rr

Περιγραφή: Εξαγωγή δεδομένων από καταχωρητή Rr σε καταχωρητή εισόδου-εξόδου (θύρες, χρονιστές, καταχ/τες κλπ).

Παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι: ΙΝ PINB,Rr και OUT PORTD,Rr

Σχήμα 1.11 Παράδειγμα ανάγνωσης μιας θύρας

Για αποθήκευση δεδομένου στη στοίβα κατά την κλήση κάποιας υπορουτίνας, διακοπής,κλπ ή για ανάκτηση δεδομένου από τη στοίβα  πριν την επιστροφή από υπορουτίνα χρησιμοποιούνται οι δυο επόμενες εντολές:

PUSH Rr :   STACK Rr

Περιγραφή: Αποθήκευση περιεχομένων καταχωρητή Rr στη στοίβα. Μείωση του δείκτη στοίβας κατά μία μονάδα.

POP Rd :  Rd STACK

Περιγραφή: Αύξηση του δείκτη στοίβας κατά μία μονάδα. Αποθήκευση περιεχομένων της στοίβας στον καταχωρητή Rd.

2. Εντολές αριθμητικών και λογικών πράξεων

Η εντολή διαβάζει τα περιεχόμενα του καταχωρητή, εκτελεί τις πράξεις με αυτά και αποθηκεύει το αποτέλεσμα στον ίδιο ή σε άλλον καταχωρητή. Αυτού του τύπου οι εντολές προυποθέτουν τη χρήση της αριθμητικής λογικής μονάδας σε αντίθεση με τις εντολές μεταφοράς.

| Εντολές αριθμητικών και λογικών πράξεων |
| --- |
| ADD | Rd, Rr | Add two Registers | Rd ( Rd + Rr | Z,C,N,V,H | 1 |
| ADC | Rd, Rr | Add with Carry two Registers | Rd ( Rd + Rr + C | Z,C,N,V,H | 1 |
| ADIW | Rdl,K | Add Immediate to Word | Rdh:Rdl (Rdh:Rdl + K | Z,C,N,V,S | 2 |
| SUB | Rd, Rr | Subtract two Registers | Rd ( Rd – Rr | Z,C,N,V,H | 1 |
| SUBI | Rd, K | Subtract Constant from Register | Rd (Rd – K | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBC | Rd, Rr | Subtract with Carry two Registers | Rd ( Rd – Rr – C | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBCI | Rd, K | Subtract with Carry Constant from Reg. | Rd ( Rd – K – C | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBIW | Rdl,K | Subtract Immediate from Word | Rdh:Rdl (Rdh:Rdl – K | Z,C,N,V,S | 2 |
| AND | Rd, Rr | Logical AND Registers | Rd ( Rd ∩Rr | Z,N,V | 1 |
| ANDI | Rd, K | Logical AND Register and Constant | Rd ( Rd ∩K | Z,N,V | 1 |
| OR | Rd, Rr | Logical OR Registers | Rd ( Rd v Rr | Z,N,V | 1 |
| ORI | Rd, K | Logical OR Register and Constant | Rd ( Rd v K | Z,N,V | 1 |
| EOR | Rd, Rr | Exclusive OR Registers | Rd ( Rd ( Rr | Z,N,V | 1 |
| COM | Rd | One’s Complement | Rd ( $FF ( Rd | Z,C,N,V | 1 |
| NEG | Rd | Two’s Complement | Rd ( $00 – Rd | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBR | Rd,K | Set Bit(s) in Register | Rd ( Rd v K | Z,N,V | 1 |
| CBR | Rd,K | Clear Bit(s) in Register | Rd( Rd ($FF – K) | Z,N,V | 1 |
| INC | Rd | Increment | Rd ( Rd + 1 | Z,N,V | 1 |
| DEC | Rd | Decrement | Rd ( Rd -1 | Z,N,V | 1 |
| TST | Rd | Test for Zero or Minus | Rd ( Rd ∩Rd | Z,N,V | 1 |
| CLR | Rd | Clear Register | Rd ( Rd ( Rd | Z,N,V | 1 |
| SER | Rd | Set Register | Rd ( $FF | Καμία | 1 |
| MUL | Rd, Rr | Multiply Unsigned | R1:R0 ( Rd x Rr | Z,C | 2 |

Οι εντολές αριθμητικών πράξεων διακρίνονται σε εντολές πρόσθεσης και αφαίρεσης με ή χωρίς κρατούμενο μεταξύ δύο καταχωρητών ή ενός καταχωρητή και μιας σταθεράς ή ζεύγους καταχωρητών και μιας σταθεράς, και εντολές πολλαπλασιασμού προσημασμένων ή μη.

εντολές πρόσθεσης:

ADD Rd,Rr : Rd  Rd + Rr

Περιγραφή: Πρόσθεση 2 καταχωρητών χωρίς χρήση κρατουμένου και αποθήκευση στον καταχωρητή προορισμού Rd.

ADC Rd,Rr : Rd  Rd + Rr+C

Περιγραφή: Πρόσθεση 2 καταχωρητών με χρήση κρατουμένου και αποθήκευση στον καταχωρητή προορισμού Rd.

ADIW Rd,K :  Rd+1:Rd Rd+1:Rd + K

Περιγραφή: Πρόσθεση μιας τιμής Κ(0-63) σε ένα ζεύγος καταχωρητών και αποθήκευση στο ζεύγος καταχωρητών.

εντολές αφαίρεσης:

SUB Rd,Rr   :  Rd  Rd - Rr

Περιγραφή: Αφαίρεση 2 καταχωρητών χωρίς χρήση κρατουμένου και αποθήκευση στον καταχωρητή προορισμού Rd

SUBI Rd,Κ  :  Rd Rd - K

Περιγραφή: Αφαίρεση μιας τιμής χωρίς χρήση κρατουμένου από έναν καταχωρητή και αποθήκευση στον καταχωρητή

SUBCI Rd,Κ  :  Rd Rd – K-C

Περιγραφή: Αφαίρεση μιας τιμής με χρήση κρατουμένου από έναν καταχωρητή και ποθήκευση στον καταχωρητή

SBC Rd,Rr  :  Rd  Rd – Rr-C

Περιγραφή: Αφαίρεση 2 καταχωρητών με χρήση κρατουμένου και αποθήκευση στον καταχωρητή προορισμού Rd.

SBIW Rd,Κ :   Rd+1:Rd Rd+1:Rd - K

Περιγραφή: Αφαίρεση μιας τιμής από ένα ζεύγος καταχωρητών και αποθήκευση στο ζεύγος

καταχωρητών

Υπάρχουν εντολές πολλαπλασιασμού μεταξύ προσημασμένων ή μη, περιλαμβανομένου του κλασματικού τμήματος ή όχι, αλλά δεν υποστηρίζονται από όλα τα μοντέλα μικροελεγκτή. Πρόκειται για τις εντολές πολλαπλασιασμού MUL, MULS, MULSU, FMUL, FMULS, FMULSU που παρατίθενται αναλυτικότερα στο παράρτημα..

εντολές πολλαπλασιασμού:

MUL Rd,Rr :  R1, R0 Rd Rr

Περιγραφή: Μη προσημασμένος πολλαπλασιασμός μεταξύ των περιεχομένων των καταχωρητών Rd,Rr. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο ζεύγος καταχωρητών R1, R0.

Σχήμα 1.12 Παράδειγμα απευθείας διευθυνσιοδότησης δύο καταχωρητών

Επίσης, εδώ ανήκουν οι εντολές αύξησης, ελάττωσης, μηδενισμού ή θεσίματος κατ/τη ή bit κατ/τη, συμπληρώματος του ένα και του δύο.

Οι εντολές λογικών πράξεων διακρίνονται σε εντολές λογικού ΚΑΙ, Η , ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ Η:

AND Rd,Rr :  Λογικό AND  Rd Rd Rr

Περιγραφή: Λογικό AND  μεταξύ των περιεχομένων των καταχωρητών Rd,Rr

OR Rd,Rr  :  Λογικό OR  Rd Rd v Rr

Περιγραφή: Λογικό OR  μεταξύ των περιεχομένων των καταχωρητών Rd,Rr

EOR Rd,Rr :  Λογικό EXOR  Rd Rd   Rr

Περιγραφή: Λογικό EXOR (αποκλειστικό ‘ή’) μεταξύ των περιεχομένων των καταχωρητών Rd,Rr.

Αντίστοιχα, υπάρχουν οι εντολές λογικού ΚΑΙ, Η μεταξύ κατ/τη και σταθεράς: ANDI Rd,K  , ORI Rd,K.

Εντολές συμπληρώματος του 1 και 2:

COM Rd :  Rd $FF - Rd

Περιγραφή: Αντιστροφή των περιεχομένων του καταχωρητή Rd με χρήση αριθμητικής συμπληρώματος του 1.

NEG Rd :  Rd $00 - Rd

Περιγραφή: Αντιστροφή των περιεχομένων του καταχωρητή Rd με χρήση αριθμητικής συμπληρώματος του 2.

Τοποθέτηση λογικού ‘1’ ή ‘0’ στα bits καταχωρητή:

SBR Rd,Κ :  Rd Rd v K

Περιγραφή: Τοποθέτηση λογικού ‘1’ στα bits του καταχωρητή Rd εκτελώντας λογικό ORΙ μεταξύ των περιεχομένων του καταχωρητή Rd και της σταθεράς Κ

CBR Rd,Κ : RdRd ($FFh -K)

Περιγραφή: Τοποθέτηση λογικού ‘0’ στα bits του καταχωρητή Rd εκτελώντας λογικό AND μεταξύ των  περιεχομένων του καταχωρητή Rd και της σταθεράς Κ.

Αύξηση/ μείωση καταχωρητή:

INC Rd :  Rd Rd + 1

Περιγραφή: Αύξηση των περιεχομένων του καταχωρητή Rd κατά μία μονάδα.

DEC Rd:  Rd Rd - 1

Περιγραφή: Μείωση των περιεχομένων του καταχωρητή Rd κατά μία μονάδα.

Μηδενισμός/ θέσιμο καταχωρητή:

CLR Rd :   Rd Rd Rd

Περιγραφή: Μηδενισμός του καταχωρητή Rd με εκτέλεση αποκλειστικού ‘ή’ μεταξύ του καταχωρητή και του εαυτού του.

SER Rd:   Rd $FF

Περιγραφή: Τοποθέτηση ‘1’ σε όλα τα bits του καταχωρητή με φόρτωση της τιμής $FF.

Σχήμα 1.13 Παράδειγμα άμεσης διευθυνσιοδότησης ενός καταχωρητή

Παραδείγματα χρήσης εντολών μεταφοράς και αριθμητικών πράξεων:

Παράδειγμα 1ο:

Ένας 16-bit αριθμός, που βρίσκεται στις θέσεις μνήμης 0x60-0x61, προστίθεται με έναν 16-bit αριθμό, που βρίσκεται στις θέσεις μνήμης 0x62-0x63. Το αποτέλεσμα σώζεται στη διεύθυνση 0x64-0x65 της μνήμης δεδομένων.

.include "m16def.inc"	; δήλωση μικροελεγκτή

.org 0x000

main:				; κυρίως πρόγραμμα

ldi xl, 0x60     	; θέτουμε διεύθυνση 0x60 στον κατ/τη X

clr xh 			; όπου xl=R26, xh=R27

ld r1,x+			; ανάγνωση θέσης μνήμης, αποθήκευση σε κατ/τη

; και αύξηση δείκτη για επόμενη θέση

ld r2,x+			; ανάγνωση 0x61

ld r3,x+			; ανάγνωση 0x62

ld r4,x+			; ανάγνωση 0x63

add r1,r3		; πρόσθεση λιγότερο σημαντικών byte

adc r2,r4		; πρόσθεση περισσότερο σημαντικών byte με κρατούμενο

st x+,r1	 		; αποθήκευση αποτελέσματος στη διεύθυνση 0x64 και 0x65

st x,r2

Παράδειγμα 2ο:

Υπολογίζουμε το τετράγωνο ενός αριθμού με βάση έναν πίνακα δεδομένων εντός της μνήμης προγράμματος. Ο αριθμός ανήκει στο διάστημα [0,15]. Ο πίνακας περιέχει τα τετράγωνα των αριθμών σε δεκαεξαδική μορφή. Η lpm χρησιμοποιείται για πρόσβαση στη μνήμη προγράμματος.

.INCLUDE "m16def.inc"

.DEF	temp=R16

rjmp	start

start:

clr	temp  			; PORTD ως είσοδος

out	DDRD, temp

; ο assembler δεν είναι case sensitive

LDI ZH,HIGH(Table*2)	;  η δ/νση του πίνακα στον κατ/τη Ζ

LDI ZL,LOW(Table*2) 		; πολλαπλασιασμός επί δύο για πρόσβαση κατά byte

; όπου zl=R30, zh=R31

in temp,PIND 			; ανάγνωση αριθμού, έστω από θύρα D

add zl,temp 			; πρόσβαση στο σωστό στοιχείο

lpm	 				; Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης προγράμματος που δείχνει ο

; Ζ φορτώνεται στον καταχωρητή R0. Δηλ. R0 (Z)

mov r22,r0			; μεταφορά αποτελέσματος στον r22

rjmp start

; Οι οδηγίες .DB και .DW προς τον μεταφραστή χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ενός πίνακα

; δεδομένων στη μνήμη προγράμματος.

Table: 	 	 	 	 ; οι τιμές του πίνακα οργανωμένες κατά λέξη

.DW 0x0100,0x0904,0x1910,0x3124,0x5140

.DW 0x7964,0xA990,0xE1C4

3.Εντολές σε επίπεδο bit και ελέγχου bit

Οι εντολές αυτές μας παρέχουν τη δυνατότητα να θέσουμε ή να μηδενίσουμε σημαίες του καταχωρητή κατάστασης, διακοπές και συγκεκριμένα bit καταχωρητών ή θυρών. Επίσης, να ολισθήσουμε κάποιον καταχωρητή μέσω κρατουμένου ή όχι. Πρόκειται για τις εξής εντολές:

| Εντολές σε επίπεδο bit και ελέγχου bit |
| --- |
| SBI | P,b | Set Bit in I/O Register | I/O(P,b) ( 1 | Καμία | 2 |
| CBI | P,b | Clear Bit in I/O Register | I/O(P,b) ( 0 | Καμία | 2 |
| LSL | Rd | Logical Shift Left | Rd(n+1) ( Rd(n), Rd(0) ( 0 | Z,C,N,V | 1 |
| LSR | Rd | Logical Shift Right | Rd(n) ( Rd(n+1), Rd(7) ( 0 | Z,C,N,V | 1 |
| ROL | Rd | Rotate Left Through Carry | Rd(0)(C, Rd(n+1)(Rd(n), C(Rd(7) | Z,C,N,V | 1 |
| ROR | Rd | Rotate Right Through Carry | Rd(7)(C, Rd(n)(Rd(n+1), C(Rd(0) | Z,C,N,V | 1 |
| ASR | Rd | Arithmetic Shift Right | Rd(n) ( Rd(n+1), n=0..6 | Z,C,N,V | 1 |
| SWAP | Rd | Swap Nibbles | Rd(3-0)(Rd(7-4) Rd(7-4)(Rd(3-0) | Καμία | 1 |
| BSET | s | Flag Set | SREG(s) ( 1 | SREG(s) | 1 |
| BCLR | s | Flag Clear | SREG(s) ( 0 | SREG(s) | 1 |
| BST | Rr, b | Bit Store from Register to T | T ( Rr(b) | T | 1 |
| BLD | Rd, b | Bit load from T to Register | Rd(b) ( T | Καμία | 1 |
| SEx |  | Set Flag | x ( 1 | x | 1 |
| CLx |  | Clear Flag | x ( 0 | x | 1 |

Όπου x μια από τις σημαίες του καταχωρητή κατάστασης C,N,Z,I,S,V,T,H και b  το bit0-7 ενός καταχωρητή ή μιας θύρας (3-bit) , s  το bit0-7 του καταχωρητή κατάστασης (3-bit) , k  μια σταθερή διεύθυνση και P καταχωρητής εισόδου-εξόδου.

Ολίσθηση κατ/τη αριστερά  ή δεξιά μέσω κρατουμένου ή όχι:

LSL Rd :  Rd(n+1) Rd(n) , Rd(0)  0 ,C Rd(7)

Περιγραφή: Ολίσθηση των bits του καταχωρητή Rd μία θέση προς τα αριστερά..Το bit0 μηδενίζεται και το bit7 φορτώνεται στη σημαία C του SREG.

ROL Rd :  Rd(0)  C , Rd(n+1) Rd(n) , C Rd(7)

Περιγραφή: Περιστροφή των bits του καταχωρητή Rd μία θέση προς τα αριστερά μέσω της σημαίας κρατουμένου. Η σημαία C ολισθαίνει στο bit0 και το bit7 ολισθαίνει στη σημαία C.

Αντίστοιχα γίνεται η ολίσθηση προς τα δεξιά με τις εντολές LSR Rd, ROR Rd.

Χειρισμός bit (σημαίας) καταχωρητή κατάστασης:

BSET s :  SREG(s) 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση σημαίας του καταχωρητή κατάστασης.

BCLR s :  SREG(s) 0

Περιγραφή: Μηδενισμός σημαίας του καταχωρητή κατάστασης.

Χειρισμός bit καταχωρητή εισόδου-εξόδου:

SBI A,s :  I/O(A,b) 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση του bit s ενός καταχωρητή εισόδου-εξόδου.

CBI A,s :  I/O(A,b) 0

Περιγραφή: Μηδενισμός του bit s ενός καταχωρητή εισόδου-εξόδου.

Χειρισμός bit κατ/τη μέσω σημαίας Τ:

BST Rd,b :  T Rd(b)

Περιγραφή: Αποθήκευση του bit b του καταχωρητή Rd στη σημαία Τ του SREG.

BLD Rd,b :  Rd(b) T

Περιγραφή: Αποθήκευση της σημαίας Τ του SREG στο bit b του καταχωρητή Rd.

Χειρισμός σημαίας καταχωρητή κατάστασης:

SEx  :  x 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση της σημαίας x του καταχωρητή κατάστασης.

CLx :  x 0

Περιγραφή: Μηδενισμός της σημαίας x τουκαταχωρητή κατάστασης.

Σχήμα 1.14 Παράδειγμα εντολής bit

Παράδειγμα εντολών σε επίπεδο bit

Τον χειρισμό εντολών σε επίπεδο bit επιδεικνύει το συνδυαστικό πρόβλημα που υλοποιεί τη λογική εξίσωση

ΕΞΟΔΟΣ(LED5) = (A+comB)*(C*D+E),όπου com το συμπλήρωμα  :

.include "m16def.inc"

.DEF A=r16  	 	 	; δήλωση καταχωρητών

.DEF Bcom=r17			; συμπλήρωμα

.DEF C=r18

.DEF D=r19

.DEF E=r20

.DEF temp=r21

.cseg

.org 0 	 	 	 	; διεύθυνση εκκίνησης

rjmp start

start: ser temp	 		; θύρα Β ως έξοδος

out DDRB,temp

out PORTB,temp

clr temp    			; θύρα D ως είσοδος

out DDRD,temp

again:in temp, PIND      	; ανάγνωση ακροδεκτών PORTD

out PORTB,temp

com temp

mov A, temp

andi A, 1        	  	; απομόνωση του bit με την τιμή του A

mov Bcom, temp

com Bcom            	; συμπλήρωμα B

lsr Bcom

andi Bcom, 1  	 		; ολίσθηση και απομόνωση του bit με την τιμή του Β

mov C, temp

lsr C

lsr C

andi C, 1 	 		; ολίσθηση και απομόνωση του bit με την τιμή του C

mov D, temp

lsr D

lsr D

lsr D

andi D, 1	 		; ολίσθηση και απομόνωση του bit με την τιμή του D

mov E, temp

lsr E

lsr E

lsr E

lsr E

andi E, 1			; ολίσθηση και απομόνωση του bit με την τιμή του E

or A, Bcom			; A=A+comB

and C,D				; C=C*D

or C,E				; C=C*D+E

and A,C     			; υλοποίηση συνδυαστικής λιγικής A=(A+comB)*(C*D+E)

andi A, 1

cpi A,1

breq Led_on

sbi PORTB, 5			; σβήσιμο led5

rjmp again

Led_on: cbi PORTB, 5		; άναμμα led5

rjmp again

4.Εντολές ελέγχου ροής του προγράμματος και διακλάδωσης

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι εντολές άλματος, παράκαμψης, διακλάδωσης και κλήσης ρουτινών. Πρόκειται για εντολές που αλλάζουν την κανονική ακολουθιακή ροή του προγράμματος. Δηλαδή, όταν εκτελείται μια τέτοια εντολή ο έλεγχος μεταφέρεται σε άλλο σημείο του προγράμματος, αντί να εκτελεστεί η επόμενη εντολή. Το σημείο αυτό μπορεί να είναι σε μια διεύθυνση της μνήμης προγράμματος, η οποία καθορίζεται από το όρισμα της εντολής. Συγκεκριμένα, ο μετρητής προγράμματος (PC-Program Counter) θα πάρει την επιθυμητή τιμή είτε από τον καταχωρητή Ζ είτε από μια ετικέτα (label).

Οι εντολές παράκαμψης και διακλάδωσης είναι υπό συνθήκη. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζεται η τιμή κάποιου bit για να καθοριστεί αν πρέπει να μεταφερθεί ο έλεγχος ή όχι. Συγκεκριμένα, οι εντολές παράκαμψης εξετάζουν την τιμή ενός bit κάποιου καταχωρητή ή μιας θύρας εισόδου-εξόδου, ενώ οι εντολές διακλάδωσης εξετάζουν μία από τις επτά σημαίες του καταχωρητή κατάστασης. Ο μικροελεγκτής έχει μια πληθώρα εντολών διακλάδωσης, γεγονός που συμβάλλει στην αποδοτικότητα και ευελιξία του κώδικα. Παρακάτω παρατίθενται οι προαναφερθείσες εντολές ανά κατηγορία.

| εντολές παράκαμψης |
| --- |
| SBRC | Rr, b | Skip if Bit in Register Cleared | if (Rr(b)=0) PC ← PC + 2 or 3 | Καμία | 1/ 2/ 3 |
| SBRS | Rr, b | Skip if Bit in Register is Set | if (Rr(b)=1) PC ← PC + 2 or 3 | Καμία | 1/ 2/ 3 |
| SBIC | P, b | Skip if Bit in I/O Register Cleared | if (P(b)=0) PC ← PC + 2 or 3 | Καμία | 1/ 2/ 3 |
| SBIS | P, b | Skip if Bit in I/O Register is Set | if (P(b)=1) PC ← PC + 2 or 3 | Καμία | 1/ 2/ 3 |

Οι εντολές παράκαμψης εξετάζουν την τιμή ενός bit κάποιου καταχωρητή ή μιας θύρας εισόδου-εξόδου για να καθορίσουν αν πρέπει να μεταφερθεί ο έλεγχος ή όχι. Οι σημαίες δεν επηρεάζονται.

SBRC Rr,b :  Αν Rr(b) = 0 τότε PC PC + 2 (ή 3) αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Αν το bit (b) του καταχωρητή είναι 0 (Rr(b) = 0) τότε παρακάμπτεται η επόμενη εντολή.

SBIC A,b :  Αν I/O(A,b) = 0 τότε PCPC + 2 (or 3) αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Αν το bit (b) του καταχωρητή εισόδου-εξόδου είναι 0 (Α(b) = 0) τότε παρακάμπτεται η επόμενη εντολή.

Αντίστοιχα, οι εντολές SBRS, SBIS παρακάμπτουν την επόμενη εντολή αν το bit (b) είναι μονάδα.

| εντολές διακλάδωσης |
| --- |
| BRBS | s, k | Branch if Status Flag Set | if (SREG(s) = 1) then PC(PC+k +1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRBC | s, k | Branch if Status Flag Cleared | if (SREG(s) = 0) then PC(PC+k +1 | Καμία | 1 / 2 |
| BREQ | k | Branch if Equal | if (Z = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRNE | k | Branch if Not Equal | if (Z = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRCS | k | Branch if Carry Set | if (C = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRCC | k | Branch if Carry Cleared | if (C = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRSH | k | Branch if Same or Higher | if (C = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRLO | k | Branch if Lower | if (C = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRMI | k | Branch if Minus | if (N = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRPL | k | Branch if Plus | if (N = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRGE | k | Branch if Greater or Equal, Signed | if (NV= 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRLT | k | Branch if Less Than Zero, Signed | if (NV= 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRHS | k | Branch if Half Carry Flag Set | if (H = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRHC | k | Branch if Half Carry Flag Cleared | if (H = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRTS | k | Branch if T Flag Set | if (T = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRTC | k | Branch if T Flag Cleared | if (T = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRVS | k | Branch if Overflow Flag is Set | if (V = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRVC | k | Branch if Overflow Flag is Cleared | if (V = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRIE | k | Branch if Interrupt Enabled | if ( I = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRID | k | Branch if Interrupt Disabled | if ( I = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |

Οι εντολές διακλάδωσης εξετάζουν μία από τις επτά σημαίες του καταχωρητή κατάστασης για να αποφασίσουν αν πρέπει να μεταφερθεί ο έλεγχος ή όχι. Οι σημαίες δεν επηρεάζονται.

BRBC s,k :  Αν SREG(s) = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα  υπό συνθήκη. Αν το bit s του καταχωρητή κατάστασης είναι 0 (SREG(s) = 0) τότε εκτελείται άλμα στην διεύθυνση της μνήμης προγράμματος που βρίσκεται k θέσεις μετά σε σχέση με τον μετρητή προγράμματος.

BRNE k:  Αν Rd <> Rr (Z = 0) τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα  σε περίπτωση ανισότητας. Όταν η σημαία μηδενός ισούται με 0 (Z = 0) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 1,k.

BRCC k :  Αν C = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία κρατουμένου ισούται με 0 (C = 0) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 0,k.

BRSH k :  Αν Rd>=Rr (C = 0) τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σύγκριση δώσει μεγαλύτερο ή ίσο (C = 0) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 0,k.

BRPL k :  Αν N = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σύγκριση δώσει  (Ν = 0) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 2,k.

BRGE k :  Αν Rd>=Rr (S=N V = 0) τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σύγκριση προσημασμένου δώσει μεγαλύτερο ή ίσο  (S = 0) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 4,k.

BRHC k :  Αν H = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία δεκαδικού κρατουμένου ισούται με 0 τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 5,k.

BRTC k :  Αν T = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία T ισούται με 0 τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 6,k.

BRVC k :  Αν  V = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία υπερχείλισης V ισούται με 0 τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 3,k.

BRID k :  Αν  I=0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία ολικών διακοπών ισούται με 0(Ι=0),δηλαδή οι διακοπές είναι απενεργοποιημένες, τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 7,k.

Ανάλογα, οι εντολές BRBS s,k , BREQ k , BRLO k , BRMI k , BRLT k , BRHS k , BRVS k , BRIE k , BRCS k όταν η αντίστοιχη σημαία είναι μονάδα.

| εντολές σύγκρισης |
| --- |
| CPSE | Rd,Rr | Compare, Skip if Equal | if (Rd = Rr) PC ← PC + 2 or 3 | Καμία | 1/ 2/ 3 |
| CP | Rd,Rr | Compare | Rd < Rr | Z, N,V,C,H | 1 |
| CPC | Rd,Rr | Compare with Carry | Rd < Rr +C | Z, N,V,C,H | 1 |
| CPI | Rd,K | Compare Register with Immediate | Rd < K | Z,N,V,C,H | 1 |

Οι εντολές σύγκρισης μας παρέχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουμε δύο καταχωρητές ή έναν καταχωρητή και μια σταθερά.

CPSE Rd,Rr :  Αν Rd = Rr τότε PCPC + 2 (ή 3) αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σύγκριση μεταξύ των καταχωρητών Rd,Rr. Σε περίπτωση ισότητας παρακάμπτεται η επόμενη εντολή.

CPI Rd,Κ :  Rd - K

Περιγραφή: Σύγκριση με υπολογισμό της διαφοράς και χρήση κρατουμένου μεταξύ του καταχωρητή Rd και μιας σταθεράς.

Ανάλογα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με χρήση κρατουμένου (CPC).

| εντολές άλματος- ρουτινών |
| --- |
| RJMP | k | Relative Jump | PC ← PC + k + 1 | Καμία | 2 |
| IJMP |  | Indirect Jump to (Z) | PC ← Z | Καμία | 2 |
| JMP | k | Direct Jump | PC ← k | Καμία | 3 |
| RCALL | k | Relative Subroutine Call | PC ← PC + k + 1 | Καμία | 3 |
| ICALL |  | Indirect Call to (Z) | PC ← Z | Καμία | 3 |
| CALL | k | Direct Subroutine Call | PC ← k | Καμία | 4 |
| RET |  | Subroutine Return | PC ← STACK | Καμία | 4 |
| RETI |  | Interrupt Return | PC ← STACK | I | 4 |

Οι επόμενες εντολές μας παρέχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουμε άλμα σε επιθυμητή διεύθυνση, να καλέσουμε μια ρουτίνα και να επιστρέψουμε από αυτήν.

RJMP k :  PCPC + k + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα σε μια διεύθυνση της μνήμης προγράμματος μεταξύ PC - 2K +1 και PC + 2K .

RCALL k :  PC PC + k + 1

Περιγραφή: Σχετική κλήση ρουτίνας σε μια διεύθυνση μεταξύ PC - 2K +1 και PC + 2K. Η διεύθυνση επιστροφής αποθηκεύεται στη στοίβα.

RET :  PC Stack

Περιγραφή: Επιστροφή από υπορουτίνα. Η διεύθυνση επιστροφής φορτώνεται από τη στοίβα.

Το επόμενο σχήμα απεικονίζει τη διαδικασία κλήσης ρουτίνας:

Σχήμα 1.15 Παράδειγμα εντολής κλήσης ρουτίνας

Παράδειγματα εντολών ελέγχου ροής του προγράμματος και διακλάδωσης

Παράδειγμα 1ο:

Το πρόγραμμα βρίσκει αν η τιμή που δίνεται από τον χρήστη είναι σε περιοχή της μνήμης προγράμματος. Αν ναι επιστρέφει τη διεύθυνση, αλλιώς θέτει 0 στον r22.

.INCLUDE "m16def.inc"

.DEF	temp=R16

.DEF	temp2=R18

rjmp	start

start: clr	temp  			; PORTD ως είσοδος

out	DDRD, temp

LDI ZH,HIGH(Table*2)	;  η δ/νση του πίνακα στον Ζ

LDI ZL,LOW(Table*2) 		; πολλαπλασιασμένη επί δύο για πρόσβαση κατά byte

loop: in temp,PIND 		; ανάγνωση αριθμού από PortD

lpm r20,z+ 			; φόρτωση μνήμης προγράμματος και αύξηση δείκτη για

; πρόσβαση σε επόμενη θέση

cp r20,temp 			; σύγκριση αριθμού με θέση μνήμης

breq found			; η τιμή βρέθηκε στον πίνακα

not_found:

mov temp2,zl			; έλεγχος για να μην περάσουμε τη δ/νση 0x39

cpi temp2,0x39

brne loop

clr r22	 			; αν η τιμή δεν βρεθεί μηδενίζουμε τον r22

rjmp end

found:   				; η τιμή βρέθηκε στον πίνακα οπότε επιστρέφουμε την

movw r22,r30  	 		; αντίστοιχη δ/νση στον r22

ror r22

sbrs r30,0

dec r22

end:  	 	 	 	 	; εισαγωγή πίνακα δεδομένων στη μνήμη προγράμματος

Table:

.DW 0x0100,0x0706,0x1713,0x3326  ; οι τιμές του πίνακα οργανωμένες κατά λέξη

.DW 0x5042,0x7Α61,0xA2Α1,0xE0CΒ

Παράδειγμα 2ο:

Το πρόγραμμα είναι αντίστοιχης λογικής με το προηγούμενο και εντοπίζει πόσες φορές εμφανίζεται ένας χαρακτήρας σε ένα κείμενο.

.INCLUDE "m16def.inc"

.DEF	temp=R16

.DEF	temp2=R18

.DEF	count=R15

rjmp	arxi

arxi:

clr 	count

clr	temp  				; PORTD ως είσοδος

out	DDRD, temp

ldi ZH,high(message*2)	;  η δ/νση του πίνακα στον Ζ

ldi ZL,low(message*2) 	; πολλαπλασιασμένη επί δύο για πρόσβαση κατά byte

in temp,PIND 			; ανάγνωση αριθμού από PortD

loop:

lpm r20,z+ 			; φόρτωση μνήμης προγράμματος και αύξηση δείκτη για

; πρόσβαση σε επόμενη θέση

cp r20,temp 			; σύγκριση χαρακτήρα με θέση μνήμης

breq found			; η τιμή βρέθηκε στον πίνακα

not_found:

mov temp2,zl			; έλεγχος για να μην περάσουμε τη δ/νση 0x40

cpi temp2,0x40

brne loop

rjmp end

found:   				; ο χαρακτήρας βρέθηκε στο κείμενο οπότε επιστρέφουμε το

inc count	 	 	; πλήθος των εμφανίσεων

rjmp loop

end:

; εισαγωγή χαρακτήρων στη μνήμη προγράμματος

message:

.DB "atmel avr microcontroller " ; χαρακτήρες κειμένου οργανωμένες κατά λέξη

Παράδειγμα 3ο:

Το πρόγραμμα εντοπίζει τον μέγιστο και τον ελάχιστο σε περιοχή της μνήμης προγράμματος

.INCLUDE "m16def.inc"

.DEF	interim=R17 			; δήλωση καταχωρητών

.DEF	progend=R18

.DEF	max=R16

.DEF	min=R15

rjmp	begin

begin:

ldi ZH,HIGH(Array *2)		;  η δ/νση του πίνακα στον Ζ

ldi ZL,LOW(Array *2)

lpm interim,z 				; φόρτωση μνήμης προγράμματος

mov max,interim

mov min,interim

search:

mov progend,zl				; έλεγχος για να μην περάσουμε τη δ/νση 0x38

cpi progend,0x38

brge end

adiw zl,1 	 			; αύξηση δείκτη για πρόσβαση σε επόμενη θέση

lpm interim,z

cp interim,max 			; σύγκριση με μέγιστο

brge new_meg				; άλμα εφόσον βρεθεί μεγαλύτερη τιμή

cp interim,min				; σύγκριση με ελάχιστο

brlo new_min				; άλμα εφόσον βρεθεί μικρότερη τιμή

rjmp search				; επιστροφή στην αναζήτηση

new_meg:	mov max,interim 		; σώσιμο στο max της νέας μέγιστης τιμής

rjmp search		; επιστροφή στην αναζήτηση

new_min:mov min,interim		; σώσιμο στο min της νέας ελάχιστης τιμής

rjmp search 		; επιστροφή στην αναζήτηση

end:

Array:					; εισαγωγή πίνακα δεδομένων στη μνήμη προγράμματος

.DW 0x0908,0x0706,0x1713,0x3326

.DW 0x3042,0x7061,0x7205,0x7803

5. Εντολές ελέγχου μικροελεγκτή

Πρόκειται για εντολές που ελέγχουν τη λειτουργία του μικροελεγκτή, π.χ. προκαλώντας επανεκκίνηση του watchdog timer, ή κάποια λειτουργία ηρεμίας, ανενεργής κατάστασης ή διακοπή. Οι σημαίες μένουν ανεπηρέαστες.

| Εντολές ελέγχου MCU |
| --- |
| NOP |  | No Operation |  | Καμία | 1 |
| SLEEP |  | Sleep | Sleep function | Καμία | 1 |
| WDR |  | Watchdog Reset | WDR/timer function | Καμία | 1 |
| BREAK |  | Break | For On-chip Debug Only | Καμία | N/A |

NOP: Δεν εκτελείτα καμία λειτουργία. Χρησιμοποιείται στη δημιουργία τεχνητών καθυστερήσεων εντός του προγράμματος. Οι καταχωρητές και οι σημαίες μένουν ανεπηρέαστες.

SLEEP: Θέτει το κύκλωμα σε ανενεργό κύκλο που προσδιορίζεται από τον καταχωρητή ελέγχου της MCU.

WDR: Επαναθέτει τον χρονιστή επιτήρησης.

BREAK: Θέτει τη CPU σε λειτουργία Stopped.

Στο παράρτημα αναφέρουμε ξεχωριστά κάθε μια από τις εντολές και την λειτουργία που επιτελεί.

# 1.5 Διευθυνσιοδότηση

Οι εντολές της γλώσσας των μικροελεγκτών ταξινομούνται με βάση τον τρόπο που επιτυγχάνεται πρόσβαση στα δεδομένα και τις πράξεις που εκτελούνται με αυτά. Πρόκειται για τους τρόπους διευθυνσιοδότησης  του προγράμματος και των δεδομένων. Η διευθυνσιοδότηση διακρίνεται σε άμεση και έμμεση:

Σχήμα 1.16 Τρόποι διευθυνσιοδότησης

Οι εντολές περιλαμβάνουν 2 τμήματα. Το πρώτο (operation code ή opcode) αποτελεί το λειτουργικό κώδικα που πληροφορεί τον επεξεργαστή για τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν. Το δεύτερο τμήμα προσδιορίζει τον τελεστή (operand) για τον οποίο θα λειτουργήσει ο κώδικας.

Άμεση διευθυνσιοδότηση ενός καταχωρητή εργασίας

Η εντολή διαβάζει τα περιεχόμενα του καταχωρητή, εκτελεί τις πράξεις με αυτά και αποθηκεύει το αποτέλεσμα στον ίδιο καταχωρητή. Ο καταχωρητής είναι ένας από τους 32 καταχωρητές εργασίας R0-R31 που διαθέτουν το αντίστοιχο τμήμα μνήμης(register file). Στο σχήμα φαίνονται οι θέσεις προέλευσης και προορισμού των δεδομένων. Με Rd συμβολίζεται ο καταχωρητής εργασίας που αποτελεί τη θέση προέλευσης των δεδομένων και τη θέση προορισμού του αποτελέσματος.

Σχήμα 1.17 Απευθείας διευθυνσιοδότηση καταχωρητή

Παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι:

INC Rd: Αύξηση των περιεχομένων του καταχωρητή Rd κατά μία μονάδα.

Άμεση διευθυνσιοδότηση δύο καταχωρητών εργασίας

Η εντολή διαβάζει τα περιεχόμενα των δυο καταχωρητών, εκτελεί την πράξη μεταξύ των δεδομένων και αποθηκεύει το αποτέλεσμα στον καταχωρητή προορισμού Rd. Στο σχήμα φαίνονται οι θέσεις προέλευσης και προορισμού των δεδομένων. Με Rr συμβολίζεται ο καταχωρητής εργασίας που αποτελεί τη θέση προέλευσης των δεδομένων.

Σχήμα 1.18 Απευθείας διευθυνσιοδότηση δύο καταχωρητών

Παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι:

ADD Rd,Rr , MOV Rd,Rr

Απευθείας διευθυνσιοδότηση των θυρών εισόδου-εξόδου

H πρόσβαση στις θέσεις μνήμης που αντιστοιχούν οι θύρες εισόδου-εξόδου (Ι/Ο memory) επιτυγχάνεται με 2 εντολές: της ΙΝ Rd,PortAddress και της OUT PortAddress,Rr, όπου PortAddress είναι η διεύθυνση του καταχωρητή εισόδου-εξόδου.

Σχήμα 1.19 Απευθείας διευθυνσιοδότηση των θυρών εισόδου-εξόδου

Παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι:

ΙΝ PINB,Rr , OUT PORTD,Rr

Παράδειγμα απευθείας διευθυνσιοδότησης των θυρών εισόδου-εξόδου

Συνεχής ανάγνωση θύρας  PortD.  Όταν διαπιστώνεται ότι άλλαξε η τιμή της, τότε κάθε νέα τιμή αποθηκεύεται σε διαδοχική θέση μνήμης SRAM αρχίζοντας από τη διεύθυνση $0060 ως την $0150.

.include "m16def.inc"

; ορίζουμε ονόματα κατ/τη

.def temp=r16			; κατ/της για προσωρινή αποθήκευση

.def port_value=r17		; αποθήκευση τιμής θύρας

.def	reg = r18

.org 0x000

rjmp main  			; παράκαμψη διανυσμάτων διακοπών

.org 0x100

main:					; κυρίως πρόγραμμα

ldi	reg,LOW(RAMEND)	; αρχικοποίηση δείκτη στοίβας

out	SPL,reg

ldi	reg,HIGH(RAMEND)

out	SPH,reg

clr temp

out DDRD, temp		; Port D ως είσοδος

ser temp

out PORTD, temp		; Port D ( ενεργοποίηση pull-ups)

clr xh			; δήλωση διεύθυνσης αποθήκευσης στην SRAM

ldi xl, 0x60		; θέτουμε διεύθυνση 0x60 στον κατ/τη X

in port_value, PIND	; 1η ανάγνωση θύρας

diavasma:				; βρόχος ανάγνωσης

in temp,PIND		; διάβασμα τρέχουσας τιμής

sub temp,port_value	; έλεγχος εάν έχει αλλάξει η τιμή

breq diavasma		; ίδιες τιμές, επιστροφή στο diavasma για ανάγνωση

nop

st x+,temp			; αλλιώς αποθήκευση τιμής & αύξηση κατ/τη X

mov port_value,temp	; ώστε να δείχνει στην επόμενη θέση μνήμης

nop

mov temp,xl		; έλεγχος για να μην περάσουμε τη διεύθυνση 0x150

cpi temp,0x151

brne diavasma

ldi xl,0x60		; αν τη φτάσουμε, αρχίζουμε αποθηκεύσεις πάλι από

rjmp diavasma		; 0x60

Άμεση διευθυνσιοδότηση μνήμης δεδομένων

H πρόσβαση στις θέσεις μνήμης επιτυγχάνεται με εντολές μήκους 2 λέξεων, όπου η μία λέξη (16 bits) αντιστοιχεί στη διεύθυνση της μνήμης δεδομένων. Άρα, ο χώρος μνήμης όπου επιτυγχάνεται πρόσβαση είναι 64Kbyte.

Σχήμα 1.20 Απευθείας διευθυνσιοδότηση της μνήμης δεδομένων

Παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι:

STS K,Rr

LDS Rd,K, όπου Κ διεύθυνση μήκους 16 bits.

Σχήμα 1.21 Παράδειγμα απευθείας διευθυνσιοδότησης της μνήμης δεδομένων

Παράδειγμα άμεσης διευθυνσιοδότησης

Παράδειγμα άμεσης διευθυνσιοδότησης αποτελεί η απευθείας πρόσβαση σε θέση μνήμης  SRAM, αφού η επιθυμητή διεύθυνση καθορίζεται από τον χρήστη, όπως φαίνεται παρακάτω:

Για την αντιγραφή μιας τιμής στην SRAM πρέπει να προσδιορίσουμε τη διεύθυνση. Οι δ/νσεις ξεκινούν από $60 μέχρι το τέλος της φυσικής μνήμης (στο μοντέλο AT90S8515 η τελευταία προσβάσιμη θέση είναι  $025F)

Με χρήση της εντολής  
   	  STS 0x0060, R1

αντιγράφουμε το περ/νο του κατ/τη R1 στην 1η θέση μνήμης SRAM. Ενώ με την εντολή
       LDS R1, 0x0060

το περ/νο της δ/νσης $0060 αντιγράφεται στον κατ/τη R1. Πρόκειται για απευθείας πρόσβαση σε δ/νση που δίνει ο χρήστης.
Για να αποφύγουμε τη χρήση δ/νσεων(fixed) μπορούμε να αντιστοιχίσουμε συμβολικά ονόματα στις δ/νσεις. Έτσι αποφεύγουμε τη χρήση και αποστήθιση δεκαεξαδικών δ/νσεων και δίνουμε ονόματα. Οπότε διευκολύνουμε την εργασία μας σε περίπτωση που θελήσουμε να αλλάξουμε τη δομή των δεδομένων στη μνήμη SRAM. Π.χ.

.EQU Location = 0x0060
   STS Location, R1

Στο παρακάτω παράδειγμα απευθείας πρόσβασης στη μνήμη μεταφέρουμε το περιεχόμενο μιας θέσης μνήμης της SRAM στον κατ/τη R1, εκτελούμε μια πράξη με τον κατ/τη R2 και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στον κατ/τη R2.Έπειτα σώζουμε το αποτέλεσμα πίσω στη θέση μνήμης.

lds r1,$70

add r2,r1

sts $70,r3

Σχήμα 1.22 Πρόσβαση στην SRAM

Εκτός από την απευθείας πρόσβαση με χρήση διευθύνσεων, υπάρχει και η έμμεση πρόσβαση με χρήση κατ/τη δείκτη, όπως θα δούμε παρακάτω.

Έμμεση διευθυνσιοδότηση μνήμης δεδομένων

Οι εντολές αυτές έχουν μήκος μιας λέξης και χρησιμοποιούν έναν καταχωρητή δείκτη (έναν εκ των X,Y,Z), το περιεχόμενο του οποίου αντιστοιχεί στη βασική διεύθυνση της μνήμης δεδομένων. Για εξαρτήματα με SRAM, o χώρος δεδομένων αποτελείται από το register file, τη μνήμη Ι/Ο, την εσωτερική SRAM (και την εξωτερική αν υπάρχει). Για εξαρτήματα χωρίς SRAM, o χώρος δεδομένων αποτελείται μόνο από το register file. Η EEPROM έχει ξεχωριστό χώρο διευθύνσεων.

Σχήμα 1.23 Έμμεση διευθυνσιοδότηση της μνήμης δεδομένων

Παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι:

ST Χ,Rr LD Rr,Y

Σχήμα 1.24 Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης της μνήμης δεδομένων

Σε αυτή την κατηγορία εντολών, ο καταχωρητής δείκτη X,Y,Z μπορεί να αυξηθεί κατά μία μονάδα μετά την ανάθεση της τιμής στον κατ/τη Rr, ώστε να δείχνει σε επόμενη θέση μνήμης.

Παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι:

LD Rr,X+ , LD Rr,Y+ ,  ST Χ+,Rr

Σχήμα 1.25 Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης της μνήμης δεδομένων με αύξηση δείκτη

Αντίστοιχα, ο καταχωρητής δείκτη X,Y,Z μπορεί να μειωθεί κατά μία μονάδα πριν την ανάθεση της τιμής στον κατ/τη Rr, ώστε να δείχνει σε προηγούμενη θέση μνήμης.

Παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι: LD Rr,-Χ , LD Rr,-Ζ  , ST –X,Rd

Σχήμα 1.26 Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης της μνήμης δεδομένων με μείωση δείκτη

Τέλος, μπορούμε να έχουμε έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Υ+q), ώστε να επιτύχουμε πρόσβαση σε παραπέρα θέση μνήμης. Πρόκειται δηλαδή για μετατόπιση q (εύρους 6-bit) για έμμεση διευθυνσιοδότηση.

Παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι: LDD Rd,Y+2 , LDD Rd,Ζ+4 ,  ST Y+6,Rd

Σχήμα 1.27 Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης της μνήμης δεδομένων με μετατόπιση

Παράδειγματα έμμεσης διευθυνσιοδότησης

Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης αποτελεί η πρόσβαση σε θέση μνήμης με χρήση κατ/τη

δείκτη. Χρειάζονται 2 κατ/τες που περιέχουν την 16-bit δ/νση της μνήμης. Οι κατ/τες δείκτη είναι τα ζεύγη X (XH:XL, R27:R26), Y (YH:YL, R29:R28) και Z (ZH:ZL, R31:R30). Επιτρέπουν πρόσβαση στη θέση που δείχνουν (π.χ. ST X, R1), μετά από μείωση της δ/νσης (π.χ. ST -X, R1) ή μετέπειτα αύξηση της δ/νσης (π.χ. ST X+, R1).

Η χρήση κατ/τη δείκτη για εγγραφή και ανάγνωση στην SRAM επιτυγχάνεται ως εξής :

; εγγραφή

ldi r28,$60 	; η αρχική διεύθυνση είναι $60 και τοποθετείται στον κατ/τη

clr r29		; δείκτη Y σαν offset δ/νση

st y+,data 	; αποθήκευση περιεχομένων του κατ/τη data στην SRAM και

; αύξηση της δ/νσης

; ανάγνωση

ldi r28,$60 	; η αρχική διεύθυνση είναι $60 και τοποθετείται στον κατ/τη

clr r29       		; δείκτη Y σαν offset δ/νση

ld data,y+   	; ανάγνωση περιεχομένων κατ/τη data από την SRAM κα αύξηση δ/νσης

Παράδειγμα αποτελεί η πρόσβαση σε 3 διαδοχικές θέσεις για μεταφορά δεδομένων με χρήση κατ/τη δείκτη:

.EQU Location1 = 0x0060

.EQU Location2 = 0x0072

LDI XH, HIGH(Location1)

LDI XL, LOW(Location1)

LD R1, X+ 	; Ανάγνωση τριών διαδοχικών θέσεων από διεύθυνση 0x0060

LD R2, X+

LD R3, X

LDI XH, HIGH(Location2) ; καθορισμός διεύθυνσης αποθήκευσης

LDI XL, LOW(Location2)

ST X+, R1	; Αποθήκευση σε τρεις διαφορετικές διαδοχικές θέσεις στη  διεύθυνση 0x0072

ST X+, R2

ST X, R3

Έτσι επιτυγχάνουμε κυμαινόμενη πρόσβαση σε επόμενες θέσεις μνήμης, π.χ. σε πίνακα δεδομένων. Ακόμα πιο σημαντικό είναι η πρόσβαση χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη διεύθυνση έναρξης (offset) σε έναν κατ/τη δείκτη. Στην περίπτωση αυτή, η διεύθυνση αποθηκεύεται στον κατ/τη δείκτη και μια σταθερή τιμή προστίθεται στη διεύθυνση ώστε να επιτυγχάνουμε πρόσβαση για εγγραφή/ ανάγνωση.

Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης αποτελεί και η πρόσβαση σε θέση μνήμης με χρήση κατ/τη δείκτη σε συνδυασμό με δ/νση offset. Δηλαδή γίνεται μετατόπιση q (6-bit), 0<q<63.

Η δ/νση υπολογίζεται προσθέτοντας την τιμή διεύθυνση έναρξης (offset) σε έναν κατ/τη δείκτη. Κατά την πρόσβαση αυτή η τιμή του κατ/τη δεν αλλάζει. Για την πρόσβαση στη δ/νση $0062,όπως έγινε στο παραπάνω παράδειγμα, τώρα θα θέσουμε στον κατ/τη δείκτη την αρχική τιμή $0060:

.EQU Location = 0x0060
.DEF Register_no1 = R1
    LDI YH, HIGH(Location)
    LDI YL, LOW(Location)

;οπότε για πρόσβαση στη δ/νση $0062 εκτελούμε:
     STD Y+2, Register_no1 	; εγγραφή στην SRAM

LDD Register_no1, Y+2 	     ; ανάγνωση 
Η τιμή 2 δεν προστίθεται στον κατ/τη Υ, μόνο αλλάζει η δ/νση προορισμού.
Η λειτουργία γίνεται με τους κατ/τες Y, Z, όχι με τον X!

Με αυτόν τον τρόπο το πρώτο παράδειγμα (μεταφορά δεδομένων τριων διαδοχικών διεύθυνσεων σε θέσεις μνήμης με έμμεση διευθυνσιοδότηση) με την χρήση μετατόπισης  διαμορφώνεται ως εξής:

.EQU Location1 = 0x0060

.EQU Location2 = 0x0072

LDI YH, HIGH(Location1)

LDI YL, LOW(Location1)

LD R1, Y+	; Ανάγνωση τριών διαδοχικών θέσεων από διεύθυνση 0x0060

LD R2, Y+

LD R3, Y

ST Y+12, R1	; Αποθήκευση σε τρεις διαφορετικές διαδοχικές θέσεις στη  διεύθυνση 0x0072

ST Y+13, R2

ST Y+14, R3

Παράδειγμα:

Μεταφορά ενός πίνακα από το τμήμα κώδικα (cseg) στο τμήμα δεδομένων (dseg). Εξετάζεται κάθε στοιχείο του πίνακα. Εάν πρόκειται για περιττό αποθηκεύεται στη διεύθυνση $0060, ενώ αν πρόκειται για άρτιο στη διεύθυνση $0070 του τμήματος δεδομένων.

.INCLUDE "m16def.inc"

.DEF	count=R18 			; ορίζουμε όνομα κατ/τη μετρητή

.EQU Location1 = 0x0060  	  ; δ/νση αποθήκευσης περιττών

.EQU Location2 = 0x0070	; δ/νση αποθήκευσης άρτιων

rjmp	start

start:

ldi count,20 			; μετρητής για μεταφορά 20 στοιχείων

ldi ZH, HIGH(Table*2)	;  η δ/νση του πίνακα στον Ζ

ldi ZL, LOW(Table*2)

ldi XH, HIGH(Location1) 	; η δ/νση του πίνακα περιττών στον Χ

ldi XL, LOW(Location1)

ldi YH, HIGH(Location2) 	; η δ/νση του πίνακα άρτιων στον Υ

ldi YL, LOW(Location2)

loop:

lpm r20,z+ 	 		; φόρτωση μνήμης προγράμματος και αύξηση

; δείκτη για πρόσβαση σε επόμενη θέση

dec count 	 		; μείωση μετρητή

breq end 	 	 	; άλμα όταν μεταφερθούν όλα τα στοιχεία

sbrs r20,0 	 	 	; άλμα στην ετικέτα even αν πρόκειται για άρτιο

rjmp even

ST X+, R20 		; αποθήκευση περιττών και επιστροφή

rjmp loop

even:ST Y+, R20			; αποθήκευση άρτιων και επιστροφή

rjmp loop

.cseg

Table: 	 	 		; πίνακας δεδομένων στη μνήμη προγράμματος

.DW 0x0100,0x0706,0x1713,0x3326

.DW 0x5042,0x7Á61,0xA2Á1,0xE0CÂ

end: .exit

Παράδειγμα:

Κατάταξη αριθμών που βρίσκονται στη μνήμη δεδομένων (διεύθυνση $0060) σε αύξουσα σειρά Εφαρμόζουμε τη μέθοδο των φυσαλλίδων σύμφωνα με την οποία πραγματοποιούμε διαδοχικά περάσματα στην ακολουθία των αριθμών και αντιστρέφουμε τους διαδοχικούς αριθμούς που δεν βρίσκονται σε αύξουσα σειρά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου να μην χρειαστεί εναλλαγή.

.INCLUDE "m16def.inc"

.DEF	reg1=R18

.DEF	reg2=R20

.EQU Location1 = 0x0060

.def count=r16

sort:

LDI XH, HIGH(Location1)	; δ/νση μνήμης δεδομένων

LDI XL, LOW(Location1)

ldi count,10      		; πλήθος αριθμών π.χ.10

clt 				; αρχικοποίηση δείκτης αλλαγής (σημαία Τ)

loop:

ld reg1,x+     		; φόρτωση διαδοχικών τιμών από μνήμη δεδομένων

ld reg2,x	 		; σε δυο καταχωρητές

cp reg2,reg1  			; σύγκριση διαδοχικών τιμών

brge no_change

st x,reg1 			; εναλλαγή για αύξουσα διάταξη

st -x,reg2

set					; θέτουμε δείκτη αλλαγής

no_change:

dec count			; σάρωση όλου του πίνακα

brne loop

brbs 6,sort       		; επανάληψη σε περίπτωση εναλλαγής

.exit

Σχετική διευθυνσιοδότηση μνήμης προγράμματος

Οι εντολές αυτές επιτυγχάνουν πρόσβαση σε χώρο μνήμης προγράμματος και είναι του τύπου RCALL,RJMP, όπου χρησιμοποιείται μια μετατόπιση +/- 2K στο περιεχόμενο του μετρητή προγράμματος.

Σχήμα 1.28 Σχετική διευθυνσιοδότηση της μνήμης προγράμματος

Έμμεση διευθυνσιοδότηση μνήμης προγράμματος

Οι εντολές αυτές επιτυγχάνουν πρόσβαση σε χώρο μνήμης προγράμματος έως 64Kbytes με χρήση του καταχωρητή Ζ, ως δείκτη μιας θέσης μνήμης προγράμματος. Παραδείγματα τέτοιων εντολών είναι οι ICALL,IJMP.

Σχήμα 1.29 Έμμεση διευθυνσιοδότηση της μνήμης προγράμματος

Η εντολή icall	καλεί έμμεσα μια υπορουτίνα η διεύθυνση της οποίας αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του καταχωρητή δείκτη Ζ . Δηλαδή, το περιεχόμενο του Ζ φορτώνεται στον μετρητή προγράμματος (PC Z(15:0)), όπως φαίνεται στο σχήμα:

Σχήμα 1.30 Παράδειγμα έμμεσης διευθυνσιοδότησης της μνήμης προγράμματος

Παρόμοια η εντολή ijmp εκτελεί έμμεσο άλμα σε θέση της μνήμης προγράμματος η διεύθυνση της οποίας αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του καταχωρητή δείκτη Ζ (PC Z(15:0)).

Παράδειγμα πρόσβασης σε θέση μνήμης προγράμματος

Η πρόσβαση σε θέσεις μνήμης προγράμματος επιτυγχάνεται με την εντολή LPM (Load from Program Memory) που ορίζεται για τον κατ/τη Ζ. Η εντολή αντιγράφει το περιεχόμενο της θέσης μνήμης προγράμματος (Ζ) στον καταχωρητή R0. Η μνήμη προγράμματος οργανώνεται κατά λέξη (2 bytes ή 16 bits), οπότε το LSB αντιστοιχεί στο κάτω byte και το MSB στο άνω byte. Η αρχική διεύθυνση πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί δύο και η πρόσβαση περιορίζεται σε 15-bit ή 32 kB μνήμης προγράμματος. Δηλαδή:

LDI ZH,HIGH(2*Address)
   LDI ZL,LOW(2*Address)
   LPM

Στη συνέχεια για να διαβάσουμε το επόμενο byte της μνήμης προγράμματος, η διεύθυνση πρέπει να αυξηθεί ως εξής:

ADIW ZL,1
   LPM
, όπου ADIW Rd,Κ  (ADd Immediate Word) σημαίνει πρόσθεση μιας τιμής Κ(0-63) σε ένα ζεύγος καταχωρητών και αποθήκευση στο ζεύγος καταχωρητών.

Ανάλογα, υπάρχει η εντολή SBIW ZL,1 για να γυρίσουμε στο προηγούμενο byte, όπου SBIW Rd,Κ (SuBtract Immediate Word) σημαίνει αφαίρεση μιας τιμής Κ(0-63)  από ένα ζεύγος καταχωρητών και αποθήκευση στο ζεύγος καταχωρητών. Αυτές οι δυο εντολές εφαρμόζονται στα ζεύγη κατ/των X,Y,Z  και R25:R24, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε θέση μνήμης αλλά μόνο για χειρισμό 16-bit τιμών.

Οι οδηγίες .DB και .DW προς τον μεταφραστή χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ενός πίνακα δεδομένων στη μνήμη προγράμματος.

Εισαγωγή κατά byte γίνεται με την .DB ως εξής:
.DB 64,28,255,4 ; λίστα 4 bytes
.DB "This is a text. " ; λίστα byte χαρακτήρων
;άρτιου αριθμού bytes ή χαρακτήρες ενώνονται, ενώ περιττού δέχονται (ανεπιθύμητο) μηδενικό στο τέλος της λίστας.

Εισαγωγή κατά λέξη γίνεται με την .DW ως εξής:
.DW 23013, 8515 ; λίστα 2 λέξεων

Αντί σταθερών τιμών, μπορούμε να τοποθετήσουμε ετικέτες:
Ετικέτα1:
[ ... κώδικας ... ]
Ετικέτα2:
[ ... επιπλέον κώδικας ... ]
Table:
.DW Ετικέτα1,Ετικέτα2 ; λίστα ετικετών σε λέξεις

Επίσης, πολλή συχνή είναι η χρήση δεικτών για πρόσβαση σε πίνακα δεδομένων εντός της μνήμης προγράμματος. Το παράδειγμα παρουσιάζει έναν πίνακα με 10 διαφορετικές 16-bit τιμές, όπου η έκτη τιμή διαβάζεται και αποθηκεύεται στους κατ/τες R25:R24:

; οι τιμές του πίνακα οργανωμένες κατά λέξη
Table:
.DW 0x1234,0x2345,0x3456,0x4568,0x5678 
.DW 0x6789,0x789A,0x89AB,0x9ABC,0xABCD 
 					; ανάγνωση έκτης τιμής

LDI ZH,HIGH(Table*2)	; η δ/νση του πίνακα στον κατ/τη Ζ.
 	LDI ZL,LOW(Table*2) 	; πολλαπλασιασμός επί 2 για πρόσβαση κατά byte
 	ADIW ZL,12 		; δείχνουμε στο έκτο στοιχείο
 	LPM 				; ανάγνωση του ΜSB byte από μνήμη προγράμματος
 	MOV R24,R0 		; αντιγραφή LSB στον 16-bit κατ/τη
 	ADIW ZL,1 			; δείχνουμε στο MSB byte στη μνήμη προγράμματος
 	LPM 				; ανάγνωση του ΜSB byte
 	MOV R25,R0 		; αντιγραφή ΜSB στον 16-bit κατ/τη

Το παρακάτω παράδειγμα επιδεικνύει την χρήση της LPM για ανάγνωση bytes από πίνακα δεδομένων στο τμήμα κώδικα (code segment).Συγκεκριμένα, διαβάζονται οι διακόπτες του STK500 και ανάβουν τα leds που αντιστοιχούν στα δεδομένα του πίνακα δεδομένων στο τμήμα κώδικα(δηλαδή: sw0 ανάβει led0 ,sw1ανάβει led0 και led1, sw2 ανάβει led0 led1 led2 κοκ) :

.NOLIST

.INCLUDE "m16def.inc"		; δήλωση μικροελεγκτή

.LIST

.DEF	reg=R0 			;  η εντολή LPM χειρίζεται τον κατ/τή R0

.DEF	temp=R16

rjmp	start

start:

clr	temp  		; PORTD ως είσοδος των διακοπτών

out	DDRD			; temp

dec	temp 			; φόρτωση FF στον κατ/τη temp

out	DDRB,temp		; PORTB ως έξοδος των Leds

out	PORTD,temp 	; ενεργοποίηση εσωτερικών αντιστάσεων ;πρόσδεσης

; χρήση κατ/των δείκτη ZL (R30) και ZH (R31), (έχουν οριστεί στο αρχείο m16def.inc)

loop:

ldi	ZL,LOW(array) 	; ο Z δείχνει στο 1ο byte (FF) της λίστας

ldi	ZH,HIGH(array)

in	temp,PIND 		; ανάγνωση διακοπτών

cpi	temp,0xFF 		; αν όλοι οι διακόπτες off, τότε όλα τα Leds off

breq	diabasma 		; άλμα στο diabasma αν όλοι οι διακόπτες είναι off

inc_pointer:

inc	ZL 			; ο Z δείχνει στο επόμενο byte της λίστας

brne	rolle 		; υπερχείλιση προς MSB

inc	ZH			; υπερχείλιση LSB, αύξηση MSB

rolle:

ror	temp 	  	; ολίσθηση bit-0 στο κρατούμενο

brlo	inc_pointer 	; κρατούμενο=1 διακόπτης=off,

; έλεγχος επόμενου στοιχείου λίστας

diabasma:

lpm 				; ανάγνωση του byte στη λίστα, όπου δείχνει ο Ζ, R0 (Z)

out	PORTB,reg 		; μεταφορά byte στα leds

rjmp	loop

; χρήση του .DB xx πάντα προσθέτει μηδενικό byte. Γι’ αυτό με χρήση του .DB ;xx,yy τα δυο

; δεδομένα ενώνονται σε μια λέξη. Αντίστοιχα ισχύει σε κείμενο χαρακτήρων,

; δηλ. .DB “atmel”. Επίσης, άρτιου αριθμού bytes ή χαρακτήρες ενώνονται,

; ενώ περιττού δέχονται   μηδενικό στο τέλος της λίστας.

;  πίνακας με τους συνδυασμούς των leds, όπου κάθε byte αντιστοιχεί σε ένα ;διακόπτη.

; οι τιμές τοποθετούνται κατά λέξη, ώστε να αποφευχθεί προσθήκη μηδενικού 
 	; byte σε κενή θέση.

table:

.DW	0xFEFF ; 1 Led, 0 Leds

.DW	0xF8FC ; 3 Leds, 2 Leds

.DW	0xE0F0 ; 5 Leds, 4 Leds

.DW	0x80C0 ; 7 Leds, 6 Leds

; όταν προσθέτουμε μια λέξη όπως FEFFh σε λίστα, το 1ο byte της λίστας ;που

; λαμβάνεται μέσω της εντολής LPM είναι το LSB (FFh), και όχι το MSB (FEh).

; Η πρόσβαση στη λίστα γίνεται κατά byte, ενώ οι διευθύνσεις οργανώνονται ;κατά λέξη

.EQU	array=table*2

Η τυπική μορφή (format) των εντολών του μικροελεγκτή AVR αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα τμήματα. Ενδέχεται ένα ή και περισσότερα να είναι κενό.

| επιγραφή | λειτουργία | όρισμα(τα) | σχόλια |
| --- | --- | --- | --- |

Τμήμα επιγραφής (label): Η επιγραφή αντιστοιχεί σε μια θέση του προγράμματος και είναι καθοριστικής σημασίας για τη ροή του προγράμματος. Κάθε ετικέτα πρέπει να αρχίζει με αλφαβητικό χαρακτήρα και να ακολουθείται από άνω και κάτω τελεία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ίδια ετικέτα πάνω από μία φορά.

Τμήμα λειτουργίας (mnemonic): Σε αυτό το πεδίο βρίσκεται το μνημονικό όνομα της εντολής (είτε της ψευδοεντολής). Τα γράμματα του μνημονικού ονόματος παραμπέμπουν στη λειτουργία της εντολής. Το όνομα της εντολής πρέπει να ακολουθείται από ένα τουλάχιστον κενό.

Τμήμα ορισμάτων (operands): Τα ορίσματα καθορίζουν την προέλευση και τον προορισμό των δεδομένων, τη ροή του προγράμματος,κλπ. Το πλήθος και η σειρά των ορισμάτων εξαρτάται από την εκάστοτε εντολή και διαχωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.

Τμήμα σχολίων : Η χρήση σχολίων βοηθά στην κατανόηση του προγράμματος και είναι προαιρετική. Τα σχόλια πρέπει να έπονται του ελληνικού ερωτηματικού(;) και δεν λαμβάνονται υπόψη από τον μεταφραστή.

Ένα παράδειγμα του format των εντολών είναι το εξής:

Σχήμα 1.31 τυπική μορφή (format) εντολών

Όπου   Κ: ένας σταθερός αριθμός ή μια διεύθυνση (εύρος 7-,8-,12-,16- bit ανάλογα με εντολή)

R: καταχωρητής προέλευσης (4-,5-bit)

D: κατ/της προορισμού (4-,5-bit)

A: διεύθυνση Ι/Ο (5-,6- bit)

S: bit κατ/τη κατάστασης (3-bit)

B: bit κατ/τη εργασίας ή κατ/τη Ι/Ο (3-bit)

Q: μετατόπιση για άμεση διευθυνσιοδότηση (6-bit)

# 1.6 Στοίβα

Η στοίβα χρησιμοποιείται από την αριθμητική λογική μονάδα (ALU) για αποθήκευση διευθύνσεων επιστροφής από υπορουτίνες. Η στοίβα χρειάζεται έναν δείκτη στοίβας (SP) και χώρο μνήμης στην SRAM.

Καταχωρητής δείκτης στοίβας (stack pointer- SPH/SPL)

Σε περίπτωση εξυπηρέτησης μιας ρουτίνας διακοπής ή κατά την κλήση μιας υπορουτίνας, η διεύθυνση επιστροφής του κυρίου προγράμματος αποθηκεύεται στη στοίβα. Το περιεχόμενο του καταχωρητή δείκτη στοίβας είναι η διεύθυνση της μνήμης SRAM που αντιστοιχεί στην κορυφή της στοίβας. Ο καταχωρητής έχει μήκος 1 byte για μικροελεγκτές μεγέθους μνήμης ως 256 bytes και μήκος 2 bytes για μνήμες άνω των 256 bytes με συμβολισμό SPH-SPL. Κατά την εισαγωγή μιας τιμής στην στοίβα (διαδικασία push) η τιμή του δείκτη στοίβας ελαττώνεται κατά μια

μονάδα. Αντίστροφα, η ανάκτηση μιας αποθηκευμένης τιμής από τη στοίβα (διαδικασία pop), αυξάνει κατά μια μονάδα το δείκτη στοίβας.

Λειτουργίες στοίβας απαιτούνται όταν πρόκειται να κληθεί υπορουτίνα ή διακοπή.

Τότε η πραγματική δ/νση φυλάσεται στη στοίβα για επιστροφή στο σημείο του προγράμματος μετά την εξυπηρέτηση της ρουτίνας.

Η στοίβα βρίσκεται στο τέλος της ενσωματωμένης SRAM, ονόματι RAMEND και ορίζεται στο αρχείο "xxxxdef.inc" για τον αντίστοιχο τύπο επεξεργαστή, οπότε δεν μας απασχολεί η πραγματική της τιμή. Αν ένα byte σταλεί στη στοίβα, εγγράφεται σε θέση της μνήμης SRAM και ο 16-bit κατ/της δείκτη στοίβας SPH:SPL μειώνεται στην επόμενη χαμηλότερη θέση στοίβας.

Περαιτέρω αποστολή bytes φέρνει το δείκτη πλησιέστερα προς την αρχή της SRAM. Αν ένα byte ληφθεί από τη στοίβα, τότε ο δείκτης αυξάνει προτού διαβαστεί η τιμή. Η τελευταία τιμή που αποθηκεύεται θα διαβαστεί πρώτη.Πρόκειται, λοιπόν, για δομή τύπου Last-In-First-Out (LIFO).

Μια δ/νση SRAM έχει μήκος 16 bits, οπότε ο κατ/της SPL κρατά τα 8 LSB bits και ο SPH τα 8 MSB bits της δ/νσης.

Η στοίβα αποτελεί την πλέον συνηθισμένη χρήση της SRAΜ.

Για να χρησιμοποιήσουμε την SRAΜ ως στοίβα πρέπει να θέσουμε τον κατ/τη δείκτη στοίβας (με συμβολισμό SPH-SPL) ίσο με την υψηλότερη δ/νση SRAM, όπως δείχνει το παράδειγμα:

.DEF Register = R16			; αρχικοποίηση στοίβας
  LDI Register, HIGH(RAMEND)	; άνω byte
    OUT SPH,Register 			; στον stack pointer
    LDI Register, LOW(RAMEND) 	; κάτω byte
    OUT SPL,Register 			; στον stack pointer

Η τιμή RAMEND εξαρτάται από το μοντέλο μικροελεγκτή και περιέχεται στο INCLUDE file. Το αρχείο 8515def.inc έχει την γραμμή: 
.equ RAMEND =$25F ; τελευταία θέση μνήμης
Προφανώς, το αρχείο 8515def.inc πρέπει να εισαχθεί από τον μεταφραστή
με χρήση της επόμενης εντολής στην αρχή του πηγαίου κώδικα
.INCLUDE "C:\location\8515def.inc"

Αφού αρχικοποιήσαμε την στοίβα, μένει να μάθουμε πως υλοποιούνται οι διαδικασίες αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων.

Το περιεχόμενο ενός κατ/τη σώζεται στη στοίβα με την εντολή:   
    PUSH Register  
Δεν μας απασχολεί η δ/νση προορισμού και το γεγονός ότι ο κατ/της δείκτη μειώθηκε κατά μία μονάδα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι η ανάκτηση των δεδομένων γίνεται με την εντολή:
    POP Register

(Σχόλιο: Η στοίβα είναι χρήσιμη όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι κατ/τες, όταν τα δεδομένα ζητούνται επανειλημμένως στο πρόγραμμα και όταν εκτελούνται υπορουτίνες. Διαφορετικά η αποθήκευση κατ/των στη στοίβα είναι άχρηστη και σπαταλά πόρους του επεξεργαστή. )

Σε περίπτωση κλήσης μιας υπορουτίνας, η δ/νση επιστροφής στο κυρίως πρόγραμμα (δηλαδή η τιμή του μετρητή προγράμματος) σώζεται στη στοίβα (διαδικασία PUSH) και έπειτα εκτελείται το άλμα στην υπορουτίνα. Στο τέλος της εκτέλεση της υπορουτίνας, η δ/νση επιστροφής ανακτάται από τη στοίβα (διαδικασία POP) και φορτώνεται στον μετρητή προγράμματος. Συνεπώς συνεχίζεται η εκτέλεση του προγράμματος με την επόμενη εντολή μετά την RCALL:

;κυρίως πρόγραμμα
    RCALL subroutine	 ; άλμα στην υπορουτίνα 
    [...] υπόλοιπο πρόγραμμα.
    ….
    subroutine: 		; δ/νση άλματος
    [...] εκτέλεση υπορουτίνας
    RET				; Επιστροφή στο υπόλοιπο πρόγραμμα

Τέλος, η στοίβα εξυπηρετεί τις διακοπές υλικού(hardware interrupts). Οι διακοπές

σταματούν την κανονική εκτέλεση του προγράμματος και καλούνται ειδικές

ρουτίνες για την εξυπηρέτηση τους. Έπειτα το πρόγραμμα επιστρέφει στη θέση

όπου έγινε η διακοπή για την εκτέλεση του υπόλοιπου προγράμματος. Η δ/νση

επιστροφής αποθηκεύεται στη στοίβα.

Παραθέτουμε ένα σχέδιο που εξηγεί πως διαμορφώνεται η στοίβα μέσω των εντολών rcall και ret:

org 0x00 ldi SPL low(RAMEND) ldi SPH, high(RAMEND) rcall subrtn_1 .org 0x100 subrtn_1:rcall subrtn_2 ret .org 0x140 subrtn_2: ret

Οι διευθύνσεις επιστροφής κατά την κλήση των ρουτινών αποθηκεύονται στη στοίβα όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα:

Σχήμα 1.32  Διαμόρφωση στοίβας

Όπου RAMEND αντιστοιχεί στη τελευταία διαθέσιμη θέση μνήμης SRAM και χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση της στοίβας. Όταν επιστρέφουμε από τη στοίβα, η δ/νση επιστροφής ανακτάται και ο δείκτης SP αυξάνει. Δηλαδή κατά την επιστροφή από την subrtn_2, εκτελείται άλμα στη δ/νση 0x101 (εντολή ret στη subrtn_1) και ο SP δείχνει ξανά στο επίπεδο 1.

Επίσης η στοίβα χρησιμεύει στο πέρασμα ορισμάτων σε υπορουτίνες μέσω των εντολών push και pop. Η διαδικασία φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

push r16
 push r17          ; push 16-bit ορίσματος των r16:r17
 rcall set_TCNT1   ; κλήση υπορουτίνας

 set_TCNT1:           ; η υπορουτίνα γράφει το όρισμα στον μετρητή του Timer 1
 pop r17
 pop r16           ; ανάκτηση ορίσματος από στοίβα  (με ανάστροφη σειρά!)
 out TCNT1H, r17   ; χρήση του
 out TCNT1L, r16
 ret               ; επιστροφή

Στο προηγούμενο παράδειγμα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε απευθείας τους  κατ/τες r16:r17 αντί της στοίβας για να περάσουμε ορίσματα. Όμως μέσω της στοίβας μπορούμε με οποιονδήποτε κατ/τη να  περάσουμε τιμές.Επίσης, ο κατ/της είναι άμεσα διαθέσιμος για νέους υπολογισμούς.

Οι εντολές push και pop πρέπει να χρησιμοποιούνται ισορροπημένα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε push θα αντιστοιχεί σε μια pop. Διαφορετικά μετά την εντολή επιστροφής θα έχουμε απρόσμενη συμπεριφορά.

# 1.7 Υπορουτίνες

Οι υπορουτίνες είναι ανεξάρτητα τμήματα κώδικα τα οποία καλούμε κατά τη διάρκεια του κυρίου προγράμματος για την εκτέλεση κάποιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Έπειτα επιστρέφουμε από αυτές, ενώ μπορούμε να τις καλούμε όποτε χρειάζεται. Έτσι κάνουμε οικονομία στη μνήμη προγράμματος και δίνουμε πιο απλή και κατανοητή μορφή στο πρόγραμμα μας.

Μία υπορουτίνα ξεκινά με μια ετικέτα που αντιστοιχεί στο όνομα της και τελειώνει με την εντολή επιστροφής(ret).Η κλήση της γίνεται με την εντολή ‘rcall’. Αυτή η εντολή εκτελεί άλμα σε μια σχετική δ/νση, έχει μήκος 2 bytes και απαιτεί 3 περιόδους ρολογιού. Το μειονέκτημα είναι ότι η υπορουτίνα πρέπει να βρίσκεται εντός +/- 2k λέξεων. Άλλη εντολή είναι η ‘call’. Αυτή εκτελεί άλμα σε απόλυτη δ/νση, γι’αυτό έχει μήκος 4 bytes, και απαιτεί 4 περιόδους ρολογιού. Όμως επιτυγχάνει πρόσβαση σε όλο το χώρο κώδικα, γεγονός απαραίτητο σε μοντέλα με μνήμη προγράμματος άνω των 8kB. Οι 8k AVRs χρειάζονται μόνο τις ‘rjmp’ και ‘rcall’, αφού όλες οι δ/νσεις είναι προσβάσιμες με άλματα +/- 2k λέξεων. Επίσης, υπάρχει η ‘icall’ για έμμεση κλήση μέσω της δ/νσης στο ζεύγος κατ/των Ζ.

Για να γνωρίζουμε που βρίσκονται οι διευθύνσεις κλήσης και επιστροφής μιας υπορουτίνας πρέπει να θέσουμε το δείκτη στοίβας (SP). Ο SP συνήθως τίθεται στη τελευταία θέση μνήμης (RAMEND) κατά την αρχικοποίηση. Όταν η δ/νση επιστροφής αποθηκεύεται, ο SP δείχνει τη θέση μνήμης που προηγείται της αποθηκευμένης δ/νσης. Τα παραπάνω φαίνονται στο σχήμα:

Σχήμα 1.33 Λειτουργία στοίβας

Σε περίπτωση σύνδεσης εξωτερικής μνήμης SRAM, ο δείκτης τίθεται στη τελευταία θέση της εσωτερικής μνήμης, διότι η πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη είναι ταχύτερη. Το παράδειγμα δείχνει πώς αρχικοποιούμε τη στοίβα:

Το παράδειγμα δείχνει πώς να θέτουμε τη στοίβα, να καλούμε υπορουτίνες, να διαβάζουμε μια θύρα και να εκτελούμε άλματα συνθήκης. Τα switches 0 και 1 ανάβουν τα αντίστοιχα leds, ενώ τα 2-6 τα υπόλοιπα. Το switch 7 σβήνει όλα τα leds.

.INCLUDE "m16def.inc" 	; δήλωση ελεγκτή

.DEF	reg = R16  	 		; ορίζουμε όνομα κατ/τη

rjmp	main  				; εντολή άλματος στη δ/νση 0:

.org 0          				; κυρίως πρόγραμμα

main:

ldi	reg,LOW(RAMEND) 	;αρχικοποίηση δείκτη στοίβας

out	SPL,reg

ldi	reg,HIGH(RAMEND)

out	SPH,reg

;PortD ως είσοδος

clr	reg

out	DDRD,reg

ser	reg

out	PORTD,reg 		; port D (pull-ups)

;PortB ως έξοδος

ldi	reg,0xFF

out	DDRB,reg

out	PORTB,reg 		; σβήσιμο leds

loop:

; ανάγνωση switch 0 ,δηλαδή portD (PIND 0) και εντολή άλματος (SBIS) αν ;το  bit 0 είναι ένα. ;Διαφορετικά σχετική κλήση υπορουτίνας(RCALL).

sbis	PIND,0

rcall	Light0

; ανάγνωση switch 1 με ένα πρωτότυπο τρόπο:

; oι θύρες αντιστοιχούν σε χώρο της μνήμης SRAM. Η δ/νση SRAM

; είναι 32 bytes υψηλότερα από την αντίστοιχη δ/νση θύρας (add hex 20).

; Οπότε η πρόσβαση σε μια θύρα μπορεί να επιτευχθεί με εντολές ;διευθυνσιοδότησης SRAM.

.EQU	mem_name=PIND + $20  ;αποθήκευση στην sram

; Ορίζουμε το ζεύγος κατ/των R27:R26 ως κατ/τη δείκτη σε αυτή τη θύρα.

; Με την εντολή LoaD φορτώνουμε την τιμή της θύρας σε κατ/τη σαν να είναι

; ένα SRAM byte.

ldi	R26,LOW(mem_name)

ldi	R27,HIGH(mem_name)

ld	reg,X 		; φόρτωσε κατ/τη reg από κατ/τη δείκτη (PIND)

; απομόνωση Pin1 (switch 1)

andi	reg,0b00000010 	; AND Bit 1

brne	again 			; άλμα στην ετικέτα again, αν είναι διαφορετικό του 0

rcall	Light1 		; σχετική κλήση Light1

; Switches 2 ως 6

; ανάγνωση portD , εφαρμογή μάσκας στα switches 0, 1 και 7 με εντολή

; OR και απομόνωση switches 2 ως 6

again:

in	reg,PIND 		; ανάγνωση port D

ori	reg,0b10000011 	; εφαρμογή μάσκας στα switches 0, 1 και 7

cpi	reg,0b11111111 	; κάποιος διακοπτής on?

breq	sw7 			; αν όχι (= $FF) άλμα στην ετικέτα sw7

in	reg,PINB 		; ανάγνωση τρέχουσας κατάστασης LEDs

andi	reg,0b00000011 	; άναμμα leds 2 ως 7

out	PORTB,reg

sw7:

in	reg,PIND		; ανάγνωση θύρας διακοπτών

rol	reg 			; ολίσθηση 7ου bit στο κρατούμενο

brcs	endloop 		; αν 7ο bit είναι 1 (BRanch αν carry set)

ldi	reg,0xFF 		; σβήσιμο όλων των LEDs

out	PORTB,reg

endloop:

rjmp	loop

Light0:  				; υπορουτίνα Light0: LED 0 on

in	reg,PINB 		; ανάγνωση τρέχουσας κατάστασης port B

andi	reg,0b11111110 	; άναμμα ανεξαρτήτως των υπολοίπων

out	PORTB,reg 	; LED

ret

Light1: 				; υπορουτίνα Light1: LED1 on

in	reg,PINB 		; ανάγνωση κατάστασης port B

cbr	reg,0b00000010 	; θέτει bit 2 στο μηδέν

out	PORTB,reg

ret

# 1.8 Μακροεντολές

Οι μακροεντολές είναι τμήματα κώδικα που γράφονται και ελέγχονται μια φορά και εισάγονται στο κυριώς πρόγραμμα μέσω του ονόματος τους. Οι μακροεντολές, όπως και οι υπορουτίνες, είναι χρήσιμες όταν χρειάζεται να γράψουμε πανομοιότυπα ή παρόμοια τμήματα κώδικα μέσα στο κύριο πρόγραμμα. Συνεπώς, γλιτώνουμε χρόνο, δίνουμε πιο απλή και κατανοητή μορφή στο πρόγραμμα μας και αποφεύγουμε τα άλματα που απαιτεί μια υπορουτίνα. Όμως, σε αντίθεση με τις υπορουτίνες, αυξάνει η απαίτηση σε μνήμη προγράμματος. Οπότε για μεγάλα τμήματα κώδικα ή όταν υπάρχει έλλειψη μνήμης προγράμματος προτιμούνται οι υπορουτίνες. Μια μακροεντολή δέχεται ως δέκα παραμέτρους, οι οποίες συμβολίζονται ως @0-@9 και βρίσκονται εντός του ορισμού της. Όταν καλούμε μια μακροεντολή οι παράμετροι διαχωρίζονται με κόμμα.

Ορισμός μακροεντολής:

.MACRO Delay1 	 ;όνομα
    NOP	       	 ;σώμα	
    NOP
    NOP

NOP
.ENDMACRO		 ;τέλος

;Ο ορισμός της μακροεντολής δεν παράγει κώδικα. Ο κώδικας θα παραχθεί όταν καλέσουμε

;την μακροεντολή με το όνομα της: 

[...] εντός του πηγαίου κώδικα
    Delay1 ; όνομα μακροεντολής (σε αυτό το σημείο εισάγονται 4 εντολές NOP)
[...] συνέχιση κώδικα

Παράδειγμα : άναμμα των LEDs 0,1,2 με χρήση μακροεντολής

.NOLIST

.INCLUDE "m16def.inc"

.LIST

.DEF temp=R18

.MACRO LedsOn 	   ; δήλωση μακροεντολής

inc	temp

inc	temp

inc	temp

inc	temp

.ENDMACRO

; κύριο πρόγραμμα

ser	temp 	   ; PortB (LEDs) ως έξοδος

out	DDRB	 ; temp

clr	temp   ; μηδενισμός κατ/τη

LedsOn 	 ; εισαγωγή μακροεντολής (4 INCs)

LedsOn 	 ; ξανά εισαγωγή μακροεντολής (άλλα 4 INCs)

dec temp

com	temp  ; αναστροφή κατ/τη για απεικόνιση στα LEDs 0,1,2

out	PORTB ; temp

loop:	rjmp	loop

Το παράδειγμα επιδεικνύει τη χρήση ετικέτας εντός μακροεντολής και ένα άλμα σε ετικέτα έξω από μακροεντολή:

.INCLUDE "m16def.inc"

.DEF temp=R18

.MACRO TestMacro  	; δήλωση μακροεντολής

inc	temp  		; αύξηση κατ/τη temp

brne	macro_jump	; παράκαμψη επόμενης εντολής αν δεν προκύψει υπερχείλιση

rjmp	overflow   	; άλμα σε περίπτωση υπερχείλισης σε ετικέτα εκτός μακροεντολής

macro_jump:                     	;ετικέτα εντός μακροεντολής

.ENDMACRO

.LISTMAC

; κύριο πρόγραμμα

ser	temp 		; PortB (LEDs) ως έξοδος

out	DDRB,temp

ldi	temp,0xFE	 ; θέτουμε κατ/τη=254

testmacro 		 ; εισαγωγή μακροεντολής (ένα INC)

testmacro		 ; ξανά εισαγωγή μακροεντολής (άλλο ένα INC)

; Σωστή λειτουργία των μακροεντολών θα προκαλέσει υπερχείλιση (λόγω εντολών INC),

; οπότε η επόμενη εντολή δεν θα εκτελεστεί. Εάν εκτελείτο θα άναβε όλα τα LEDs.

outp:	out	PORTB,temp 	; άναμμα leds

loop:	rjmp	loop

; λόγω υπερχείλισης θα εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας και τα LEDs PB.0 - PB.7 θα σβήσουν

overflow:

ser	temp 		; σβήσιμο LEDs

out	PORTB,temp

rjmp	loop

Το επόμενο παράδειγμα δείχνει τη χρήση παραμέτρων σε μακροεντολή (ίδιο με προηγούμενο αλλά με πέρασμα παραμέτρου):

.INCLUDE "m16def.inc"

.DEF temp=R18

.MACRO TestMacro 	      ; δήλωση μακροεντολής

ldi	temp,@0 ; θέτουμε την πρώτη παράμετρο(@0) ως τιμή του κατ/τη

inc	temp  		      ; αύξηση κατ/τη temp

brne	macro_jump        ; παράκαμψη επόμενης εντολής αν δεν προκύψει υπερχείλιση

rjmp	overflow   	      ; άλμα σε περίπτωση υπερχείλισης σε ετικέτα εκτός μακροεντολής

macro_jump:                     	      ;ετικέτα εντός μακροεντολής

.ENDMACRO

.LISTMAC

; κύριο πρόγραμμα

ser	temp 			; PortB (LEDs) ως έξοδος

out	DDRB,temp

ldi	temp,0xFE 		; θέτουμε κατ/τη=254

; πέρασμα τιμής 0xFF στην μακροεντολή, αύξηση κατά μια μονάδα και άλμα στην overflow

; αφού προέκυψε υπερχείλιση

testmacro(0xff) 	; εισαγωγή μακροεντολής

; Σωστή λειτουργία των μακροεντολών θα προκαλέσει υπερχείλιση (λόγω εντολών INC),

; οπότε η επόμενη εντολή δεν θα εκτελεστεί. Εάν εκτελείτο θα άναβε όλα τα LEDs.

outp:	out	PORTB,temp ;άναμμα leds

loop:	rjmp	loop

; λόγω υπερχείλισης θα εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας και τα LEDs PB.0 - PB.7 θα σβήσουν

overflow:

ser	temp 		 	; σβήσιμο LEDs

out	PORTB,temp

rjmp	loop

# 1.9 Αριθμητική λογική μονάδα (ALU) και καταχωρητές

Αριθμητική λογική μονάδα (ALU)

Είναι η κεντρική μονάδα του επεξεργαστή. Αυτή εκτελεί αριθμητικές, λογικές και σε επίπεδο bit εντολές στη διάρκεια μιας περιόδου και αποθηκεύει το αποτέλεσμα στον καταχωρητή που δείχνει η εντολή. Κατά την εκτέλεση των πράξεων ενημερώνονται οι σημαίες του καταχωρητή κατάστασης (Status register). Όπως φαίνεται στο σχήμα η ALU συνδέεται απευθείας με όλους τους καταχωρητές εργασίας, τον κατ/τη κατάστασης και το δίαυλο δεδομένων:

Σχήμα 1.34 Συνδέσεις της ALU

Καταχωρητές εργασίας

Οι μικροελεγκτές διαθέτουν 32 καταχωρητές εργασίας των 8-bit και συμβολίζονται R0-R31. Οι εντολές που χρησιμοποιούν τους καταχωρητές αυτούς ολοκληρώνονται σε μια περίοδο, εκτός από τις εντολές  SBCI,SUBI, ANDI,ORI,LDI. Οι εντολές αυτές

χρησιμοποιούν μόνο τους R16-R31. Οι R26-R31 χρησιμοποιούνται σαν καταχωρητές δείκτες.

Οι μικροελεγκτές διαθέτουν 32 καταχωρητές εργασίας των 8-bit και συμβολίζονται R0-R31. Οι περισσότερες εντολές που χρησιμοποιούν τους καταχωρητές εργασίας (πλην των κατ/των δείκτη) ολοκληρώνονται σε μια περίοδο, εκτός από τις εντολές όπως ADIW, SBIW, MUL, FMUL και LD,ST,LDD,STD,LPM,SPM. Αυτές οι τελευταίες εντολές χρησιμοποιούν μόνο τους R26-R31. Οι R26-R31 χρησιμοποιούνται σαν καταχωρητές δείκτες.

Καταχωρητής δείκτη

Τα ζεύγη καταχωρητών R26:R27, R28:R29 και R30:R31 ή αντίστοιχα X,Y,Z χρησιμοποιούνται ως 16-bit κατ/τες δείκτη προς θέσεις μνήμης SRAM ή προς θέσεις μνήμης προγράμματος (μονάχα ο Ζ).

Οι κατ/τες χωρίζονται σε άνω και κάτω τμήμα, δηλαδή ο Ζ χωρίζεται στο άνω byte: ΖΗ(=R31) και στο κάτω byte: ZL(=R30). Αυτή η ονοματοδοσία ορίζεται στο header αρχείο του μικροελεγκτή.

Το άνω byte της 16-bit διεύθυνσης βρίσκεται στο ΖΗ και το κάτω τμήμα στο ZL και ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει ως εξής:

.EQU Address =$00DF ή RAMEND

;όπου RAMEND είναι η υψηλότερη 16-bit διεύθυνση εντός της SRAM
   LDI ΖH,HIGH(Address) ; θέτουμε το MSB
   LDI ΖL,LOW(Address) ; θέτουμε το LSB
;ομοίως ισχύει για ΥΗ,YL και XH,XL.

Να υπενθυμίσουμε ότι η πρόσβαση (ανάγνωση- εγγραφή) μέσω δεικτών επιτυγχάνεται με τις εντολές LD (LoaD), ST (STore) :

Πίνακας 1.2 Πρόσβαση μέσω δεικτών

| δείκτης | λειτουργία | παράδειγμα |
| --- | --- | --- |
| Ζ | ανάγνωση/εγγραφή από/προς διεύθυνση Ζ, Ζ(αμετάβλητος) | LD R3,Ζ ST Ζ,R3 |
| Ζ+ | ανάγνωση/εγγραφή από/προς διεύθυνση Ζ και αύξηση Ζ κατά μια μονάδα | LD R3,Ζ+ ST Ζ+,R3 |
| -Ζ | μείωση Ζ κατά μια μονάδα και ανάγνωση/εγγραφή από/προς διεύθυνση Ζ | LD R3,-Ζ ST -Ζ,R3 |

Παρόμοια ισχύει για  Χ,Υ.

Συμβουλές για την χρήση καταχωρητών:

- ορίζετε ονόματα κατ/των με την οδηγία .DEF, αντί να τους χρησιμοποιείται απευθείας με το όνομα τους Rx.

- κρατείστε τους R26-R31 για πρόσβαση μέσω καταχωρητή δείκτη.

- ως 16-bit μετρητής προτιμάται το ζεύγος R25:R24.

- για πρόσβαση σε μεμονωμένα bits εντός συγκεκριμένων καταχωρητών (π.χ. για έλεγχο σημαιών), χρησιμοποιείστε τους R16-R23.

- για ανάγνωση από τη μνήμη προγράμματος, π.χ. ενός πίνακα δεδομένων, διαφυλάξτε τον R0 και τον Z (R31:R30).

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις πιο συνηθισμένες θύρες-καταχωρητές των μικροελεγκτών AVR:

Πίνακας 1.3 θύρες-καταχωρητές των μικροελεγκτών

| Μονάδα | Σύμβολο | Καταχωρητής | σύμβολο |
| --- | --- | --- | --- |
| Accumulator | SREG | Status Register | SREG |
| Stack | SPH/SPL | Stackpointer | SPH/SPL |
| Ext.SRAM/ Ext.Interrupt | MCUCR | MCU General Control Register | MCUCR |
| Ext.Int. | INT | Interrupt Mask Register | GIMSK |
|  |  | Flag Register | GIFR |
| Timer Interrupts | Timer Int. | Timer Int Mask Register | TIMSK |
|  |  | Timer Interrupt Flag Register | TIFR |
| Timer 0 | Timer 0 | Timer/Counter 0 Control Register | TCCR0 |
|  |  | Timer/Counter 0 | TCNT0 |
| Timer 1 | Timer 1 | Timer/Counter Control Register1A | TCCR1A |
|  |  | Timer/Counter Control Register1B | TCCR1B |
|  |  | Timer/Counter 1 | TCNT1 |
|  |  | Output Compare Register 1 A | OCR1A |
|  |  | Output Compare Register 1 B | OCR1B |
|  |  | Input Capture Register | ICR1L/H |
| Watchdog Timer | WDT | Watchdog Timer Control Register | WDTCR |
| EEPROM | EEPROM | EEPROM Adress Register | EEAR |
|  |  | EEPROM Data Register | EEDR |
|  |  | EEPROM Control Register | EECR |
| SPI | SPI | Serial Peripheral Control Register | SPCR |
|  |  | Serial Peripheral Status Register | SPSR |
|  |  | Serial Peripheral Data Register | SPDR |
| UART | UART | UART Data Register | UDR |
|  |  | UART Status Register | USR |
|  |  | UART Control Register | UCR |
|  |  | UART Baud Rate Register | UBRR |
| Analog Comparator | ANALOG | Analog Comparator Control and Status Register | ACSR |
| I/O-Ports | IO-Ports | PORTx | Port Output Register |
|  |  | DDRx | Port Direction Register |
|  |  | PINx | Port Input Register |

Kαταχωρητής κατάστασης (Status register)

Ο καταχωρητής κατάστασης είναι 8-bits, τα οποία αντιστοιχούν στις σημαίες του συστήματος. Οι σημαίες δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση του  συστήματος και μηδενίζονται κατά την εκκίνηση ή επανατοποθέτηση του συστήματος (reset). Η διεύθυνση στη μνήμη εισόδου-εξόδου είναι $3F.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σημαία | I | T | H | S | V | N | Z | C |

H σημασία των σημαιών είναι η εξής:

- Bit7 (I): καθολική ενεργοποίηση διακοπών (Global Interrupt Enable-GIE). Θέτοντας το bit αυτό ενεργοποιούμε τις διακοπές.

- Bit6 (Τ): σημαία αντιγραφής-αποθήκευσης (bit Copy Storage). Με χρήση των εντολών BLD και BST επιτυγχάνουμε την ανάγνωση και αποθήκευση συγκεκριμένων bits.

- Bit5 (H): σημαία δεκαδικού κρατουμένου (Half Carry flag). Ενημερώνει για την ύπαρξη δεκαδικού κρατουμένου μετά από αριθμητικές πράξεις.

- Bit4 (S): σημαία προσήμου (Sign flag). Ενημερώνει για το πρόσημο ενός καταχωρητή και ισούται με το λογικό OR των σημαιών αρνητικού προσήμου και υπερχείλισης.(S=N or V)

- Bit3 (V): σημαία υπερχείλισης (Overflow flag) για αριθμητική συμπληρώματος του δύο.

- Bit2 (Ν): σημαία αρνητικού προσήμου (negative flag).

- Bit1 (Z): σημαία μηδενισμού (Zero flag). Τίθεται όταν το αποτέλεσμα μιας πράξης είναι μηδέν.

- Bit0 (C): σημαία κρατουμένου (Carry flag). Ενημερώνει για ύπαρξη κρατουμένου μετά από αριθμητικές ή λογικές πράξεις.

Οι σημαίες θέτονται ή μηδενίζονται μέσω αριθμητικών, λογικών, σύγκρισης, επιπέδου bit, ολίσθησης και άλλων εντολών, όπως φαίνεται στον πίνακα:

Πίνακας 1.4 σημαίες και εντολές

| Σημαία | αριθμητικές | λογικές | σύγκρισης | επιπέδου bit | ολίσθησης | Διάφορες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | ADD, ADC, ADIW, DEC, INC, SUB, SUBI, SBC, SBCI, SBIW | AND, ANDI, OR, ORI, EOR, COM, NEG, SBR, CBR | CP, CPC, CPI | BCLR Z, BSET Z, CLZ, SEZ, TST | ASR, LSL, LSR, ROL, ROR | CLR |
| C | ADD, ADC, ADIW, SUB, SUBI, SBC, SBCI, SBIW | COM, NEG | CP, CPC, CPI | BCLR C, BSET C, CLC, SEC | ASR, LSL, LSR, ROL, ROR | - |
| N | ADD, ADC, ADIW, DEC, INC, SUB, SUBI, SBC, SBCI, SBIW | AND, ANDI, OR, ORI, EOR, COM, NEG, SBR, CBR | CP, CPC, CPI | BCLR N, BSET N, CLN, SEN, TST | ASR, LSL, LSR, ROL, ROR | CLR |
| V | ADD, ADC, ADIW, DEC, INC, SUB, SUBI, SBC, SBCI, SBIW | AND, ANDI, OR, ORI, EOR, COM, NEG, SBR, CBR | CP, CPC, CPI | BCLR V, BSET V, CLV, SEV, TST | ASR, LSL, LSR, ROL, ROR | CLR |
| S | SBIW | - | - | BCLR S, BSET S, CLS, SES | - | - |
| H | ADD, ADC, SUB, SUBI, SBC, SBCI | NEG | CP, CPC, CPI | BCLR H, BSET H, CLH, SEH | - | - |
| T | - | - | - | BCLR T, BSET T, BST, CLT, SET | - | - |
| I | - | - | - | BCLR I, BSET I, CLI, SEI | - | RETI |

Γενικός καταχωρητής μάσκας διακοπών (GIMSK)

Ο γενικός καταχωρητής μάσκας διακοπών (General Interrupt MaSK register-GIMSK) ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις εξωτερικές διακοπές θέτοντας ή μηδενίζοντας τα bits ελέγχου του. Προϋπόθεση αποτελεί η ενεργοποίηση της σημαίας καθολικών διακοπών(Ι) του καταχωρητή Status. Σε διάφορους μικροελεγκτές συναντάται με το όνομα GICR.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits ελέγχου | INT1 | INT0 | INT2 |  |  |  |  |  |

Γενικός καταχωρητής σημαίας διακοπών (GIFR)

Ο γενικός καταχωρητής σημαίας διακοπών(General Interrupt Flag register- GIFR) ενημερώνει το σύστημα αν συνέβη κάποια διακοπή. Τότε τίθεται το bit του καταχωρητή. Μετά την εξυπηρέτηση της διακοπής η σημαία μηδενίζεται.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits ελέγχου | INTF1 | INTF0 | INTF2 |  |  |  |  |  |

Γενικός καταχωρητής ελέγχου (MCUCR)

O γενικός καταχωρητής ελέγχου (MiCroprocessor Unit Control Register MCUCR) επιτρέπει τον έλεγχο κάποιων λειτουργιών του επεξεργαστή.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Λειτουργία | SRE | SRW | SE | SM | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 |

H σημασία των bits του καταχωρητή είναι η εξής:

- Bit7 (SRE): Θέτοντας το bit αυτό επιτρέπουμε την πρόσβαση στην εξωτερική μνήμη δεδομένων SRAM.

- Bit6 (SRW): Θέτοντας το bit αυτό εισάγουμε έναν επιπλέον κύκλο αναμονής (wait) στον κύκλο πρόσβασης στην μνήμη SRAM.

- Bit5 (SE): Ενεργοποίηση ανενεργού κύκλου (Sleep mode Enable). Όταν το bit έχει τεθεί μπορεί να εκτελεστεί η εντολή sleep.

- Bit4 (SΜ): Ανενεργός κύκλος (Sleep Mode). Όταν αυτό το bit τεθεί ίσο με΄1΄ ο μικροελεγκτής μεταβαίνει σε κατάσταση αποκοπής(power down mode), ενώ όταν το bit τεθεί ίσο με΄0΄ ο μικροελεγκτής μεταβαίνει σε κατάσταση ηρεμίας αναστέλλοντας τις βασικές λειτουργίες του.

- Bit3,Bit2 (ISC11, ISC10): Αυτά τα 2 bits προσδιορίζουν τον τρόπο διέγερσης από την εξωτερική διακοπή INT1.

- Bit1,Bit0 (ISC01, ISC00): Αυτά τα 2 bits προσδιορίζουν τον τρόπο διέγερσης από την εξωτερική διακοπή INT0.

Kαταχωρητής κατάστασης του μικροελεγκτή (MCUSR ή MCUCSR)

Παρέχει πληροφορίες για την πηγή επανατοποθέτησης (reset) που προκάλεσε την επανατοποθέτηση της MCU.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits κατ/σης | JTD | ISC2 | – | JTRF | WDRF | BORF | EXTRF | PORF |

H σημασία των bits του καταχωρητή είναι η εξής:

- Bit4 (JTRF: JTAG Reset Flag): Αυτό το bit τίθεται όταν προκύπτει επανατοποθέτηση από λογικό ‘1’ στον κατ/τη JTAG Reset μέσω της JTAG εντολής AVR_RESET.Μηδενίζεται με εμφάνιση ενός Power-on Reset ή με εγγραφή μηδενικού στη σημαία.

- Bit3 (WDRF: Watchdog Reset Flag): Αυτό το bit τίθεται όταν προκύπτει επανατοποθέτηση του χρονιστή επιτήρησης. Μηδενίζεται με εμφάνιση ενός

Power-on Reset ή με εγγραφή μηδενικού στη σημαία.

- Bit2 (BORF: Brown-out Reset Flag): Αυτό το bit τίθεται όταν προκύπτει Brown-out Reset. Μηδενίζεται με εμφάνιση ενός Power-on Reset ή με εγγραφή μηδενικού στη σημαία.

- Bit1 (EXTRF: External Reset Flag): Αυτό το bit τίθεται όταν προκύπτει External Reset. Μηδενίζεται με εμφάνιση ενός Power-on Reset ή με εγγραφή μηδενικού στη σημαία.

- Bit0 (PORF: Power-on Reset Flag): Αυτό το bit τίθεται όταν προκύπτει Power-on Reset. Μηδενίζεται με εγγραφή μηδενικού στη σημαία.

Για να κάνουμε χρήση των παραπάνω σημαιών, ώστε να προσδιορίσουμε την αιτία επανατοποθέτησης, πρέπει να διαβάσουμε και να μηδενίσουμε τον MCUCSR όσο το δυνατόν νωρίτερα μέσα στο πρόγραμμα. Εάν ο κατ/της μηδενιστεί προτού συμβεί άλλη επανατοποθέτηση, τότε εξετάζοντας τις σημαίες συμπεραίνουμε αν και ποια επανατοποθέτηση συνέβη.

| Τιμές των EXTRF - PORF μετά από επανεκκίνηση. Y=αμετάβλητη τιμή |
| --- |
| EXTRF | PORF | Λόγος επανεκκίνησης |
| X | 1 | Εφαρμογή τάσης τροφοδοσίας |
| 1 | Y | Εξωτερικός χειρισμός |
| Y | 1 | Υπερχείλιση του χρονιστή επιτήρησης WDT |

# 1.10 Θύρες εισόδου-εξόδου

Οι θύρες ενός μικροελεγκτή είναι οι πύλες επικοινωνίας της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας με εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες υλικού και λογισμικού. Ο επεξεργαστής επικοινωνεί με τις διάφορες μονάδες γράφοντας ή διαβάζοντας στις αντίστοιχες θύρες-καταχωρητές. Όπως συμβαίνει π.χ. στους χρονιστές, στην σειριακή θύρα, στην παράλληλη θύρα και στο πλέον χρησιμοποιούμενο καταχωρητή κατάστασης.

Υπάρχουν 64 καταχωρητές, όχι όλοι διαθέσιμοι στους διάφορους τύπους μικροελεγκτών. Έχουν μια δεδομένη διεύθυνση(fixed address) μέσω της οποίας επικοινωνεί η κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Η διεύθυνση είναι ανεξάρτητη του μοντέλου AVR, αλλά δεν είναι απαραίτητο να τη θυμόμαστε καθώς χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα(π.χ. .EQU PORTB, 0x18). Η πληροφορία αυτή περιέχεται στα αρχεία(header files) του κατασκευαστή. Οι καταχωρητές των θυρών εισόδου-εξόδου είναι οι εξής:

Καταχωρητής δεδομένων της θύρας PORTB (PORTB)

Πρόκειται για έναν καταχωρητή των 8-bit με δυνατότητα εγγραφής και ανάγνωσης. Όταν η θύρα ρυθμιστεί ως έξοδος μπορούμε να γράψουμε στους ακροδέκτες της θύρας μέσω του καταχωρητή PORTB. Ενώ όταν η θύρα ρυθμιστεί ως είσοδος μπορούμε να διαβάσουμε τα δεδομένα του καταχωρητή PORTB. Η ρύθμιση των ακροδεκτών ως είσοδοι είτε ως έξοδοι γίνεται με τη βοήθεια του καταχωρητή DDRB. Η αρχική τιμή του καταχωρητή δεδομένων είναι $00.

Καταχωρητής κατεύθυνσης της θύρας PORTB (DDRB)

Ο καταχωρητής κατεύθυνσης δεδομένων(Data Direction Register of portB) ρυθμίζει την κατεύθυνση των ακροδεκτών της θύρας PORTB. Εάν γράψουμε την τιμή ‘0’ σε κάποια από τα bits του καταχωρητή DDRB, τότε οι αντίστοιχοι ακροδέκτες της θύρας PORTB γίνονται είσοδοι. Αντίστοιχα, αν γράψουμε την τιμή ‘1’, τότε οι αντίστοιχοι ακροδέκτες της θύρας PORTB γίνονται έξοδοι.

Η αρχική τιμή του καταχωρητή δεδομένων είναι $00. Επίσης, κάθε bit μπορεί να τροποποιηθεί με τις εντολές SBI,CBI.

Διεύθυνση ακροδεκτών εισόδου της θύρας PORTB (PINB)

Η διεύθυνση ακροδεκτών εισόδου (PINB) δεν είναι καταχωρητής. Αυτή η διεύθυνση επιτρέπει την πρόσβαση στις λογικές στάθμες κάθε ακροδέκτη της θύρας PORTB. Δηλαδή όταν διαβάζουμε το περιεχόμενο του PINB διαβάζουμε τις λογικές στάθμες κάθε ακροδέκτη της θύρας PORTB.

Καταχωρητής δεδομένων της θύρας PORTD (PORTD)

Ομοίως με τον καταχωρητή PORTB.

Καταχωρητής κατεύθυνσης της θύρας PORTD (DDRD)

Ομοίως με τον καταχωρητή DDRB.

Διεύθυνση ακροδεκτών εισόδου της θύρας PORTD (PIND)

Ομοίως με τη θύρα PINB.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις θύρες PORTA και PORTC.

Σχήμα 1.35 Καταχωρητές θυρών ειδόδου-εξόδου

Οι πιο απλές εντολές εισόδου-εξόδου είναι η ‘in’ και ‘out’. Η ‘in’ διαβάζει την τιμή μιας θύρας ή του κατ/τη ενός εσωτερικού περιφερειακού (χρονιστή, UART) και τη σώζει σε έναν καταχωρητή (in r16, PinD). Η ‘out’ γράφει την τιμή ενός κατ/τη σε μια θύρα ή στον κατ/τη ενός εσωτερικού περιφερειακού (out PortD, r16). Επίσης, υπάρχουν οι εντολές ‘sbi’ και ‘cbi’ για χειρισμό μεμονωμένων ψηφίων μιας θύρας και οι sbic , sbis για τον έλεγχο των ψηφίων  μιας θύρας I/O. Αυτές οι τέσσερις εντολές δεν εφαρμόζονται σε όλους τους κατ/τες εισόδου- εξόδου. Ο ακόλουθος κώδικας εξηγεί την εγγραφή και ανάγνωση σε μια θύρα με χρήση των παραπάνω εντολών:

;μετατροπή θύρας σε είσοδο

LDI  R12, 0b00000000        ; τα ψηφία της θύρας PORTD

OUT  DDRD, R12	        	        ; γίνονται είσοδοι

Εναλλακτικά η PORTD μετατρέπεται σε είσοδο

LDI  R12, 0x00         	        ; τα ψηφία της θύρας PORTD

OUT  DDRD, R12	         	        ; γίνονται είσοδοι

ή

CLR R21 			        ; τα ψηφία της θύρας PORTD γίνονται είσοδοι

OUT  DDRD, R21

;μετατροπή θύρας σε έξοδο

LDI  R18, 0b11111111         ; τα ψηφία της θύρας PORTΒ

OUT  DDRΒ, R18	        	         ; γίνονται έξοδοι

Εναλλακτικά η PORTΒ μετατρέπεται σε έξοδο

LDI  R22, 0xFF         	         ; τα ψηφία της θύρας PORTΒ

OUT  DDRΒ, R22	        	         ; γίνονται έξοδοι

ή

SER R19 ; τα ψηφία της θύρας PORTΒ γίνονται έξοδοι

OUT  DDRΒ, R19

; ανάγνωση από θύρα εισόδου- εξόδου με την εντολή ‘in’

LDI  R12,  0b11111111       ; ενεργοποιούμε τις αντιστάσεις πρόσδεσης στη θύρα

OUT PORTD,R12                            ; ανάγνωση των λογικών σταθμών στις εισόδους

IN R12, PIND       	  	          ; της θύρας PORTD και αποθήκευση αποτελέσματος στον R12

; εγγραφή σε θύρα με την εντολή ‘out’

LDI  R12, 0b00010100    ; το 2ο και 4ο ψηφίο της θύρας PORTD γίνονται έξοδοι

OUT  DDRD, R12

LDI  R12, 0b00010100           ;οδήγηση του 2ου και 4ου ψηφίου σε υψηλή λογική στάθμη(1)

OUT  PORTD, R12

LDI  R12, 0b00000000    ;οδήγηση του 2ου και 4ου ψηφίου σε χαμηλή λογική στάθμη(0)

OUT  PORTD, R12

; εγγραφή σε θύρα με τις εντολές ‘sbi’ και ‘cbi’:

SBI DDRD,2                     	          ; το 2ο ψηφίο της θύρας PORTD γίνεται έξοδος

SBI PORTD,2                	          ; οδήγηση του 2ου ψηφίου σε υψηλή λογική στάθμη(1)

CBI PORTD,2                                  ; οδήγηση του 2ου ψηφίου σε χαμηλή λογική στάθμη(0)

Το παρακάτω στοιχειώδες παράδειγμα αναβοσβήνει τα leds και περιέχει βρόχους καθυστέρησης:

;*****on-off leds*****

.INCLUDE "m16def.inc" 		; δηλώνουμε μικροελεγκτή

.DEF	reg = R16

.def Delay = r17 		; Delay variable 1

.def Delay2 = r18 		; Delay variable 2

rjmp	main

main:

ldi	reg,0b11111111

out	DDRB,reg 		;ορίζουμε PORTB ως έξοδο

DLY:	dec	Delay

brne DLY

dec	Delay2

brne DLY

ldi	reg,0x00		 ;(0=on, 1=off).

out	PORTB,reg 		 ;άναμμα των leds

DLY2:  dec	Delay 		;καθυστέρηση για να γίνουν ορατές οι αλλαγές

brne DLY2

dec	Delay2

brne DLY2

ldi	reg,0xFF

out	PORTB,reg 		;σβήσιμο των leds

rjmp	loop         		; ατέρμων βρόχος για επανάληψη διαδικασίας

Το επόμενο παράδειγμα επιδεικνύει τα leds και τα switches. Τα Leds συνδέονται στη PORTB και οι διακόπτες στη PORTD. Η συμπεριφορά των Leds καθορίζεται με βάση ποιος διακόπτης πιέζεται:

.include "m16def.inc"

.def Temp =r16 			      ; προσωρινός κατ/της

.def Delay =r17 		      ; Delay variable 1

.def Delay2 =r18 		      ; Delay variable 2

; αρχικοποίηση

RESET: ser Temp

out DDRB,Temp 			      ; PORTB ως έξοδος

; Έλεγχος input/output

LOOP:

out PORTB,temp 			      ; ενημέρωση LEDS

sbis PIND,0x00			   ; Αν (Port D, pin0 == 0)

inc Temp 				      ; τότε μέτρηση LEDS μια μονάδα προς τα κάτω

sbis PIND,0x01 			      ; Αν (Port D, pin1 == 0)

dec Temp 				      ; τότε μέτρηση LEDS μια μονάδα προς τα πάνω

sbis PIND,0x02 			      ; Αν (Port D, pin2 == 0)

ror Temp 				      ; τότε ολίσθηση LEDS μία θέση δεξιά

sbis PIND,0x03 			      ; Αν (Port D, pin3 == 0)

rol Temp 				      ; τότε ολίσθηση LEDS μία θέση αριστερά

sbis PIND,0x04 			      ; Αν (Port D, pin4 == 0)

com Temp 				      ; τότε αντιστροφή LEDS

sbis PIND,0x05			   ; Αν (Port D, pin5 == 0)

neg Temp				   ; τότε αντιστροφή LEDS και πρόσθεση 1

sbis PIND,0x06			   ; Αν (Port D, pin6 == 0)

swap Temp 				      ; τότε εναλλαγή των τμημάτων  high και low των LEDS

sbis PIND,0x07			   ; Αν (Port D, pin7 == 0)

ldi temp,0x01

DLY: dec Delay			   ; καθυστέρηση για να γίνουν ορατές οι αλλαγές

brne DLY

dec Delay2

brne DLY

rjmp LOOP 				     ; επανάληψη βρόχου

# 1.11 Εσωτερικές Διακοπές

Οι διακοπές, όπως δηλώνει το όνομα τους, διακόπτουν την κανονική ροή του προγράμματος. Η εμφάνιση μιας διακοπής μας πληροφορεί ότι προέκυψε ένα ιδιαίτερο γεγονός του επεξεργαστή ή σε κάποια περιφερειακή μονάδα, όπως η υπερχείλιση ενός καταχωρητή, το πάτημα ενός διακόπτη, η λήψη δεδομένων σε μια θύρα, κλπ,  που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της εκτέλεσης κάποιου τμήματος κώδικα. Αυτός ο κώδικας συνιστά την ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής (ISR-Interrupt Service Routine). Τα βήματα κατά την εμφάνιση μιας διακοπής είναι τα εξής:

- Μια περιφερειακή μονάδα (μέσω μιας σημαίας) ειδοποιεί το σύστημα ότι προέκυψε διακοπή.

- Η εντολή που βρίσκεται υπό εκτέλεση στον καταχωρητή εντολών (IR) ολοκληρώνεται.

- Η διεύθυνση της επόμενης εντολής του κυρίου προγράμματος σώζεται στη στοίβα.

- Η διεύθυνση της ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής φορτώνεται στον μετρητή προγράμματος (PC-Program Counter) μέσω μιας εντολής  icall, rcall κλπ, ώστε να εκτελεστεί η 1η εντολή της ISR.

- Οι εντολές της ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής εκτελούνται διαδοχικά μέχρι και την τελευταία εντολή τύπου reti, όπου η διεύθυνση επιστροφής φορτώνεται από τη στοίβα και η σημαία ολικών διακοπών τίθεται.

- Η εκτέλεση του κυρίου προγράμματος συνεχίζεται κανονικά.

Με απλά λόγια αρκεί να θυμόμαστε ότι όταν προκύπτει μια διακοπή, καλείται το αντίστοιχο διάνυσμα διακοπής και ο επεξεργαστής εκτελεί τον απαραίτητο κώδικα από μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Έπειτα, η ροή λειτουργίας επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα, συγκεκριμένα στο σημείο όπου εμφανίστηκε η διακοπή.

Οι μικροελεγκτές AVR διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο διακοπών με δυνατότητα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να (απ)ενεργοποιούμε κάποιες λειτουργίες των περιφερειακών μονάδων κατά βούληση.

Κατά την εκτέλεση μιας ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής ενδέχεται να αλλοιωθούν οι σημαίες του καταχωρητή κατάστασης (SREG) καθώς επίσης και κάποιοι κατ/τες εργασίας. Το γεγονός αυτό ίσως επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του κυρίου προγράμματος. Για το λόγο αυτό οι προηγούμενοι κατ/τες αποθηκεύονται στην αρχή της ρουτίνας και ανακτώνται στο τέλος της (διαδικασίες PUSH και POP).

Επίσης, ενδέχεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής να προκύψει νέα διακοπή. Για να αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση απενεργοποιούμε τις καθολικές διακοπές του συστήματος μέσω της εντολής CLI στην αρχή της ρουτίνας και τις ενεργοποιούμε στο τέλος μέσω της εντολής SEI. Δηλαδή, μηδενίζουμε ή θέτουμε το bit GIE (Global Interrupt Enable) του SREG αντιστοίχως. Το επόμενο απλοποιημένο διάγραμμα ροής απεικονίζει την εξυπηρέτηση μιας διακοπής:

Σχήμα 1.36 Διάγραμμα ροής για ISR

Τα διανύσματα διακοπών ενός μικροελεγκτή ξεκινούν στη διεύθυνση 0x0000, με πρώτο το διάνυσμα επανατοποθέτησης-reset. Άλλωστε, πολλά προγράμματα για να ενημερώσουν τον μεταφραστή για τη διεύθυνση εκκίνησης και τα διανύσματα διακοπών ξεκινούν ως εξής :

Πίνακας 1.5 διεύθυνση εκκίνησης

| .org 0x0000 rjmp reset ;κώδικας reset: ... | .org 0x0000 rjmp reset ;$0000 Reset rjmp EXT_INT0 ;$0001 IRQ0 rjmp EXT_INT1 ;$0002 IRQ1 rjmp TIMER1_CAPT ;$0003 Σύλληψη Timer1 rjmp TIMER1_COMPA ;$0004 Σύγκριση Timer1 rjmp TIMER1_COMPB ;$0005 >> rjmp TIMER1_OVF ;$0006 Υπερχείλιση Timer1 rjmp TIMER0_OVF ;$0007 Υπερχείλιση Timer0 rjmp SPI_STC ;$0008 μονάδα SPI rjmp UART_RXC ;$0009 Ολοκλήρωση λήψης UART rjmp UART_DRE ;$000A UDR άδειος rjmp UART_TXC ;$000B Ολοκλήρωση εκπομπής UART rjmp ANA_COMP ;$000C αναλογικός συγκριτής rjmp start | .org 0x0000 rjmp reset rjmp Ext_Int0 rjmp Ext_Int1 rjmp TIMER1_CAPT reti reti reti reti reti .org 0x000C rjmp ANA_COMP |
| --- | --- | --- |

Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει τα διανύσματα διακοπών και τη λειτουργία τους για τρία διαφορετικά μοντέλα μικροελεγκτών:

Πίνακας 1.6 Διανύσματα διακοπών

| Διανύσματα διακοπών στη μνήμη προγράμματος ενός μικροελεγκτή |
| --- |
| Όνομα | Διεύθυνση μνήμης προγράμματος | Σχόλια |
|  | AT90S8515 | AT90S2313 | AT90S2323 |  |
| Reset | $0000 | $0000 | $0000 | Διαχείριση επανεκκίνησης |
| EXT_INT0 | $0001 | $0001 | $0001 | Διαχ/ση εξωτερικής διακοπής IRQ0 |
| EXT_INT1 | $0002 | $0002 | - | Διαχ/ση εξωτερικής διακοπής IRQ1 |
| TIMER1_CAPT | $0003 | $0003 | - | Διαχ/ση διακοπής σε λειτουργία σύλληψης του χρονιστή timer1 |
| TIMER1_COMPA | $0004 | - | - | Διαχ/ση διακοπής σε λειτουργία συγκριτή Α του χρονιστή timer1 |
| TIMER1_COMPB | $0005 | - | - | Διαχ/ση διακοπής σε λειτουργία συγκριτή Β του χρονιστή timer1 |
| TIMER1_OVF | $0006 | $0005 | - | Διαχ/ση διακοπής υπερχείλισης του χρονιστή timer1 |
| TIMER0_OVF | $0007 | $0006 | $0002 | Διαχ/ση διακοπής υπερχείλισης του χρονιστή timer0 |
| SPI_STC | $0008 | - | - | Διαχ/ση διακοπής κατά την ολοκλήρωση της μετάδοσης από τη μονάδα SPI |
| UART_RXC | $0009 | $0007 | - | Διαχ/ση διακοπής κατά την ολοκλήρωση της λήψης από τη μονάδα UART |
| UART_DRE | $000A | $0008 | - | Διαχ/ση διακοπής κατά την εκκένωση του καταχ/τή UDR της μονάδας UART |
| UART_TXC | $000B | $0009 | - | Διαχ/ση διακοπής κατά την ολοκλήρωση της εκπομπής από τη μονάδα UART |
| ANA_COMP | $000C | - | - | Διαχείριση διακοπής του αναλογικού συγκριτή |

# 1.12 Χρονιστής επιτήρησης (WATCH DOG TIMER)

Πρόκειται για ένα ειδικά ελεγχόμενο χρονιστή που τροφοδοτείται από έναν ξεχωριστό ταλαντωτή (on-chip oscillator: που τρέχει στο 1Mhz με τυπική τιμή τάσης VCC = 5V για το μοντέλο atmega16).Ο WDT είναι μια βοηθητική μονάδα ανάκτησης της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. Δηλαδή, όταν ο έλεγχος του προγράμματος χαθεί εντός ενός ατέρμονα βρόχου ή σε περίπτωση εσφαλμένης εκτέλεσης του προγράμματος εφαρμογής (π.χ. αλλοίωση τιμής του μετρητή προγράμματος), τότε ο WDT προκαλεί επανατοποθέτηση (reset) του μικροελεγκτή.

Το χρονικό διάστημα λειτουργίας του WDT ωσότου προκύψει επανατοποθέτηση, ρυθμίζεται θέτοντας κατάλληλες τιμές στον διαιρέτη συχνότητας Watchdog Timer prescaler για τα διάφορα επίπεδα τροφοδοσίας, όπως δείχνει ο πίνακας.

Επιλέγοντας έναν από τους οκτώ διαφορετικούς παλμούς ρολογιού καθορίζουμε την περίοδο

επανατοποθέτησης. Εάν αυτή η περίοδος εκπνεύσει χωρίς να μηδενιστεί ο WDT, τότε ο ελεγκτής επανατοποθετείται και εκτελείται το διάνυσμα Reset.

Για την αποφυγή άσκοπης απενεργοποίησης του χρονιστή επιτήρησης, εκτελείται μια διαδικασία απεμπλοκής, που περιγράφεται παρακάτω.

Η εντολή WDR επανατοποθετεί τον Watchdog Timer. Επίσης επανατοποθετείται όταν είναι απενεργοποιημένος και όταν προκύψει ένα Chip Reset.

Καταχωρητής ελέγχου του Watchdog Timer (WDTCR)

Η σημασία των bits ελέγχου είναι η εξής:

- Bit 4 (WDTOE): Η λειτουργία του watchdog timer διακόπτεται, όταν το ψηφίο WDTOE(watchdog turn off enable) τίθεται ‘1’ και μηδενίζεται το ψηφίο WDE.

- Bit 3 (WDE):Ο watchdog timer τίθεται σε λειτουργία.

- Bit 2,Bit 1,Bit 0 (WDP2, WDP1, WDP0): Ο συνδυασμός αυτών των bits καθορίζει την τιμή μέτρησης του χρονιστή που οδηγεί σε υπέρβαση (timeout).Οι τιμές prescaling και οι αντίστοιχες τιμές υπέρβασης φαίνονται στο σχήμα.

| Bits ελέγχου | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | WDTOE | WDE | WDP2 | WDP1 | WDP0 |

Σχήμα 1.37 Δημιουργία επανατοποθέτησης από WDT

Πίνακας 1.7 Επιλογή Watchdog Timer Prescale

| WDP2 | WDP1 | WDP0 | Αριθμός κύκλων του WDT Oscillator | Τυπικό Time-out για VCC = 3.0V | Τυπικό Time-out για VCC = 5.0V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 16K (16,384) | 17.1 ms | 16.3 ms |
| 0 | 0 | 1 | 32K (32,768) | 34.3 ms | 32.5 ms |
| 0 | 1 | 0 | 64K (65,536) | 68.5 ms | 65 ms |
| 0 | 1 | 1 | 128K (131,072) | 0.14 s | 0.13 s |
| 1 | 0 | 0 | 256K (262,144) | 0.27 s | 0.26 s |
| 1 | 0 | 1 | 512K (524,288) | 0.55 s | 0.52 s |
| 1 | 1 | 0 | 1,024K (1,048,576) | 1.1 s | 1.0 s |
| 1 | 1 | 1 | 2,048K (2,097,152) | 2.2 s | 2.1 s |

Για απενεργοποίηση-απεμπλοκή του WDT εκτελούμε τον κώδικα (υποθέτοντας ότι ελέγχουμε τις διακοπές ,π.χ. απενεργοποιώντας καθολικές διακοπές, ώστε να μην προκύψει διακοπή κατά την εκτέλεση του κώδικα):

WDT_off:

WDR 					  ; Reset WDT

in r16, WDTCR 	 		  ; Εγγραφή λογικού 1 στα  WDTOE και WDE

ori r16, (1<<WDTOE)|(1<<WDE)

out WDTCR, r16

ldi r16, (0<<WDE)	 	   ; απενεργοποίηση WDT

out WDTCR, r16

ret

Το παράδειγμα δείχνει πως ο watch dog timer παράγει περιοδικά ένα reset, όταν δεν έχει απενεργοποιηθεί ή μηδενιστεί μέσω της εντολής WDR. Όταν εκτελέσει τους απαιτούμενους κύκλους και προκύψει time-out, σβήνει το led0.

.org 0x0000

rjmp reset 	         		; διάνυσμα διακοπής reset

reset:

sbi DDRB, 0 	        	; ακροδέκτης 0 του PortB ως έξοδος

in r16, WDTCR 	   ; watch dog timer σε λειτουργία και ρύθμιση τιμών prescaling και time-out

ori r16, (1<<WDTOE)|(1<<WDE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0)

out WDTCR, r16

cbi PortB, 0	    	; άναμμα led0

rcall delay   	         	; ρουτίνα καθυστέρησης

loop:rjmp loop 	        	; συνεχής εκτέλεση βρόχου ωσότου ο WDT επανατοποθετεί τον ελεγκτή

delay: dec r17

brne delay

dec r18

brne delay

ret

# ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ  	 					2

# ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ  AVR

# 2.1 Μνήμη EEPROM

Oι μικροελεγκτές AVR διαθέτουν ενσωματωμένη μνήμη EEPROM. Το μέγεθος της κυμαίνεται από 64 bytes (στα μοντέλα AT Tiny10,AT Tiny12 και ΑΤ90S1200) έως 4096 bytes (στο μοντέλο ΑΤ Mega103). Υπάρχουν τρεις υπεύθυνοι κατ/τες για την πρόσβαση στη μνήμη EEPROM. Είναι ο κατ/τής δεδομένων (EEDR), ο κατ/τής διευθύνσεων (EEAR) και ο κατ/τής ελέγχου

(EECR).Σε μικροελεγκτές με μνήμη άνω των 256 bytes,o κατ/τής διευθύνσεων χωρίζεται στους EEARH και EEARL. Η λειτουργία τους εξηγείται παρακάτω:

Καταχωρητής διευθύνσεων της μνήμης EEPROM (EEAR)

Ο καταχωρητής αυτός περιέχει τη διεύθυνση της μνήμης EEPROM. Σε περίπτωση επανεκκίνησης ο καταχωρητής διατηρεί τα δεδομένα του.

Καταχωρητής δεδομένων της μνήμης EEPROM (EEDR)

Για τη διαδικασία εγγραφής στη μνήμη EEPROM,ο καταχωρητής αυτός περιέχει τα δεδομένα που πρέπει να γραφτούν στη διεύθυνση που δίνεται από τον καταχωρητή EEAR. Για τη διαδικασία ανάγνωσης από τη μνήμη EEPROM, περιέχει τα δεδομένα που διαβάστηκαν από τη διεύθυνση που δίνεται από τον καταχωρητή EEAR. Έχει μήκος 8-bits.

Καταχωρητής ελέγχου της μνήμης EEPROM (EECR)

Ο καταχωρητής αυτός ελέγχει τις διαδικασίες εγγραφής και ανάγνωσης στην ΕΕPROM. Η σημασία των bits ελέγχου είναι η εξής:

- Bit 3 (EERIE- EEPROM Ready Interrupt Enable): Όταν το Ι-bit του SREG και το ΕΕRIE είναι ‘1’, τότε οι διακοπές της μνήμης είναι ενεργοποιημένες για την περίπτωση που το bit EEWE μηδενίζεται. Διαφορετικά απενεργοποιούνται.

- Bit 2 (EEMWE-EEPROM Master Write Enable): Όταν το bit αυτό τίθεται ίσο με ‘1’ και εφόσον θέσουμε και το bit EEWE τότε θα εγγραφούν δεδομένα στη ΕΕPROM. Μετά από 4 περιόδους ρολογιού το υλικό μηδενίζει το bit αυτό.

- Bit 1 (EEME- EEPROM Write Enable):Η διαδικασία εγγραφής ενεργοποιείται, όταν αυτό το bit τίθεται ίσο με ‘1’ και εφόσον έχουμε θέσει και το bit EEΜWE. Το περιεχόμενο του καταχωρητή EEDR εγγράφεται στη διεύθυνση της μνήμης που δείχνει ο ΕΕAR. Η διαδικασία εγγραφής στην EEPROM είναι:

  - αναμονή ωσότου το bit EEWE μηδενιστεί

  - εγγραφή της διεύθυνσης των δεδομένων στον EEAR

  - εγγραφή των δεδομένων στον EEDR

  - θέτουμε το bit EEMWE του EECR

  - Μετά από 4 περιόδους ρολογιού θέτουμε και το bit EEWE

- Bit 0 (EERE: EEPROM Read Enable): Η διαδικασία ανάγνωσης ενεργοποιείται, όταν αυτό το bit τίθεται ίσο με ‘1’. Συγκεκριμένα,  ελέγχουμε αρχικά το bit EEWE ώστε να μην βρίσκεται διαδικασία εγγραφής σε εξέλιξη, τοποθετούμε την επιθυμητή διεύθυνση στον καταχωρητή EEAR και θέτουμε το bit EERE. Έπειτα το υλικό μηδενίζει το bit EERE και τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα στον καταχωρητή EEDR.

| Bits ελέγχου | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EERIE | EEMWE | EEWE | EERE |

Κώδικας για τη διαχείριση της EEPROM.

Ανάγνωση και εγγραφή στη μνήμη EEPROM. Χρησιμοποιούμε ένα μετρητή των θέσεων μνήμης της EEPROM. Σε κάθε επανεκκίνηση του επεξεργαστή ο μετρητής αυξάνει και το περιεχόμενο απεικονίζεται σε δεκαεξαδική μορφή στα LEDs.

.NOLIST
.INCLUDE "8515def.inc" 	; Δήλωση μικροελεγκτή
.LIST                                       	        	; Δήλωση σταθερών

.equ   cnt=$0000 	         	; διεύθυνση του μετρητή στην EEPROM
.def   mpr=R16 	    		; Δήλωση καταχωρητών

.def   neu=R17 		          	; κατ/της για προσωρινή αποθήκευση
 	                                                    ; Διάνυσμα επανεκκίνησης- διακοπών

RJMP   main 		             ; επιστροφή στο κυρίως πρόγραμμα
main: 					; κυρίως πρόγραμμα
   LDI   mpr,$FF 	         	; τα bits της θύρας Port B γίνονται έξοδοι

OUT   DDRB,mpr

; Ανάγνωση ενός byte από τη μνήμη EEPROM

LDI   mpr,LOW(cnt)   	; Φόρτωση της διεύθυνσης  EEPROM
   OUT   EEARL,mpr	    	; στον κατ/τη διευθύνσεων EEAR

LDI   mpr,HIGH(cnt)     	; ξεχωριστά για το υψηλό και το χαμηλό byte
   OUT   EEARH,mpr  	         	;όταν η EEPROM έχει 512 Byte μνήμης 
   SBI   EECR,EERE 	          	; Θέτουμε το Read-Enable-Bit EERE,
      				          	; του κατ/τη ελέγχου της  EEPROM, EECR
   IN   neu,EEDR 	          	; ανάγνωση byte
   INC   neu	 	    	; Αύξηση κατ/τη

wait: 	 		 	; Αναμονή όταν η EEPROM είναι απασχολημένη

SBIC   EECR,1	 	; Παράκαμψη επόμενης εντολής όταν το bit EEWE του EECR είναι1.
   RJMP   wait		; βρόχος αναμονής. Έξοδος όταν η μνήμη είναι έτοιμη
   OUT   EEDR,neu 	; Φόρτωση νέων δεδομένων στον κατ/τη δεδομένων EEDR
 	 	 	 	; Οι επόμενες 2 εντολές δεν πρέπει να διακοπούν ώστε η διαδικασία         	                                       ; εγγραφής να είναι έγκυρη. Για αυτό απενεργοποιούμε τις διακοπές.
   CLI

; Εγγραφή δεδομένων στη μνήμη

SBI   EECR,EEMWE 	; Θέτουμε το bit EEMWE(Master Write Enable)
   SBI   EECR,EEWE     	; Θέτουμε το bit EEWE(Write Enable) του κατ/τη

; ελέγχου της EEPROM για ενεργοποίηση της διαδικασίας εγγραφής.
 	 	 		; Το byte εγγράφεται εντός 1,5 milliseconds στη μνήμη.
 		 		; Αναστρέφουμε το περιεχόμενο του μετρητή και το μεταφέρουμε στα

; LEDs της PortB
 	 			; Το πρόγραμμα τελειώνει με ένα ατέρμονα βρόχο.
   COM   neu 		; αντιστροφή
   OUT   PORTB,neu  	; έξοδος στη θύρα Port B
loop:   RJMP   loop  	; ατέρμον βρόχος.

; Αποθήκευση του κώδικα στο τμήμα μνήμης EEPROM (και όχι στο

; code  segment) και μηδενισμός του μετρητή

.ESEG

.DB   $00  	 		; αποθήκευση ενός μηδενικού byte στην EEPROM.

; τέλος

# 2.2 Μονάδα σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (SPI)

Η μονάδα σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας SPI (Serial Peripheral Interface) είναι ένα περιφερειακό που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του μικροελεγκτή με διάφορες διατάξεις, όπως εξωτερικές μνήμες EEPROM, μετατροπείς DAC και ADC, άλλοι μικροελεγκτές, κλπ. Η μονάδα SPI δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Παρόλα αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά τις απλές θύρες εισόδου- εξόδου και να μιμηθούμε τη λειτουργία μιας πραγματικής θύρας SPI με κατάλληλο λογισμικό. Συγκεκριμένα, έχουμε μια κύρια συσκευή (master) που αρχικοποιεί και ελέγχει την επικοινωνία, και μία ή περισσότερες δευτερεύουσες συσκευές (slaves) που λαμβάνουν και εκπέμπουν στην κύρια.

Ο πυρήνας της μονάδας SPI είναι ένας 8-μπιτος καταχωρητής ολίσθησης ευρισκόμενος σε κύρια και σε δευτερεύουσα συσκευή, καθώς επίσης και το σήμα χρονισμού παραγόμενο από την κύρια διάταξη. Έστω ότι η κύρια διάταξη (master) επιθυμεί να στείλει ένα byte δεδομένων στην δευτερεύουσα (slave) και συγχρόνως να λάβει δεδομένα από τη δευτερεύουσα. Προτού αρχίσει η επικοινωνία ο master και ο slave τοποθετούν τα δεδομένα τους στους κατ/τές ολίσθησης τους (σχήμα a). Τότε ο master παράγει 8 παλμούς ρολογιού και τα περιεχόμενα του κατ/τη ολίσθησης του μεταφέρονται στον κατ/τη ολίσθησης του slave και αντιστρόφως (σχήμα  β ως ε). Η εκπομπή και η λήψη γίνονται συγχρόνως, οπότε έχουμε μια πλήρως αμφίδρομη μεταφορά δεδομένων.

Η πρώτη εικόνα απεικονίζει τη κατάσταση των κατ/των πριν την μεταφορά, ενώ οι επόμενες απεικονίζουν τη διαδικασία μεταφοράς:

Σχήμα 2.1α Μεταφορά δεδομένου μεταξύ master και slave διάταξης

Σχήμα 2.1β Μεταφορά δεδομένου μεταξύ master και slave διάταξης

Σχήμα 2.1γ Μεταφορά δεδομένου μεταξύ master και slave διάταξης

Σχήμα 2.1δ Μεταφορά δεδομένου μεταξύ master και slave διάταξης

Σχήμα 2.1ε Μεταφορά δεδομένου μεταξύ master και slave διάταξης

Περιγραφή διαύλου

Η επικοινωνία μέσω της μονάδας SPI προϋποθέτει τη συμφωνία κύριας και δευτερεύουσας διάταξης στις ρυθμίσεις σήματος χρονισμού. Τέσσερα σήματα (ακροδέκτες) χρειάζονται για την επικοινωνία: MISO, MOSI, SCK και SS'.Η λειτουργία κάθε σήματος είναι η εξής:

MISO (Master In Slave Out): η είσοδος του κατ/τη ολίσθησης της κύριας διάταξης και η έξοδος του κατ/τη ολίσθησης της δευτερεύουσας διάταξης.

MOSI (Master Out Slave In): ): η έξοδος του κατ/τη ολίσθησης της κύριας διάταξης και η είσοδος του κατ/τη ολίσθησης της δευτερεύουσας διάταξης.

SCK (Serial Clock): Στην κύρια διάταξη, το σήμα αυτό είναι η έξοδος της γεννήτριας χρονισμού. Στην δευτερεύουσα πρόκειται για την είσοδο του σήματος χρονισμού.

SS' (Slave Select): Σε μια εγκατάσταση SPI μπορούν να συνδεθούν πολλές δευτερεύουσες διατάξεις. Το σήμα SS’ επιλέγει με ποια θα επικοινωνήσουμε. Όταν είναι σε υψηλή κατάσταση, όλοι οι ακροδέκτες των δευτερευουσών διατάξεων είναι είσοδοι και προφανώς δεν θα λάβουν δεδομένα μέσω της μονάδας SPI. Όταν είναι σε χαμηλή κατάσταση η μονάδα SPI ενεργοποιείται. Το λογισμικό της κύριας ελέγχει τη γραμμή SS’ κάθε δευτερεύουσας. Στη κύρια διάταξη, η συμπεριφορά του ακροδέκτη SS’ εξαρτάται από τη κατεύθυνση δεδομένων του ακροδέκτη. Αν ο SS’ ρυθμιστεί ως έξοδος, τότε δεν επιδρά στη μονάδα SPI. Αν ο SS’ ρυθμιστεί ως είσοδος, τότε πρέπει να διατηρηθεί σε υψηλή κατάσταση για να επιτύχουμε κύρια(master) λειτουργία. Σε χαμηλή κατάσταση το σύστημα ερμηνεύει το γεγονός ότι κάποια άλλη κύρια διάταξη χρησιμοποιεί την SPI για αποστολή δεδομένων σε δευτερεύουσα. Αυτή η κατάσταση (δηλαδή να υπάρχουν δυο SPI masters ) είναι ασυνήθιστη και δεν θα μας απασχολήσει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ρυθμίζουμε τον ακροδέκτη SS’ της κύριας διάταξης ως έξοδο.

Τα παρακάτω σχήματα δείχνουν μια τυπική εγκατάσταση μονάδας SPI:

Σχήμα 2.2 Εγκατάσταση μονάδας SPI με μια δευτερεύουσα διάταξη

Σχήμα 2.3 Εγκατάσταση μονάδας SPI με δύο δευτερεύουσες διατάξεις

Η κατεύθυνση των δεδομένων των ακροδεκτών της SPI εξαρτάται από το εκάστοτε ακροδέκτη και αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα συσκευή. Γενικά υπάρχουν δυο δυνατότητες. Ο ακροδέκτης καθορίζεται ως είσοδος ανεξαρτήτως του κατ/τη κατεύθυνσης δεδομένων της θύρας, ή καθορίζεται από τον χρήστη με βάση τη λειτουργία του. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα παραπάνω:

Πίνακας 2.1 κατεύθυνση των δεδομένων των ακροδεκτών της SPI

| ακροδέκτης | κατεύθυνση Master SPI | κατεύθυνση Slave SPI |
| --- | --- | --- |
| MOSI | καθορίζεται από χρήστη | είσοδος |
| MISO | είσοδος | καθορίζεται από χρήστη |
| SCK | καθορίζεται από χρήστη | είσοδος |
| SS' | καθορίζεται από χρήστη | είσοδος |

Καταχωρητής δεδομένων της σειριακής θύρας SPI(SPDR)

Ο καταχωρητής δεδομένων της θύρας SPI (Serial Peripheral Interface) είναι εγγραφής/ ανάγνωσης για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ του καταχωρητή ολίσθησης της σειριακής μονάδας SPI και των καταχωρητών εργασίας. Δηλαδή πρόκειται για τον καταχωρητή στον οποίο γράφουμε τα δεδομένα προς μετάδοση και διαβάζουμε τα ληφθέντα δεδομένα από τον αντίστοιχο buffer. Η μονάδα SPI χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του μικροελεγκτή με διάφορες περιφερειακές διατάξεις.

Καταχωρητής κατάστασης της σειριακής θύρας SPI(SPSR)

Η σημασία των bits ελέγχου είναι η εξής:

- Bit 7 (SPIF - SPI Interrupt Flag): Σημαία διακοπής της σειριακής μετάδοσης της θύρας SPI. Η σημαία αυτή τίθεται μόλις ολοκληρωθεί η σειριακή μετάδοση και εφόσον το bit SPIE του SPCR και οι διακοπές είναι ενεργοποιημένες. Μετά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης ρουτίνας, το bit μηδενίζεται. Επίσης, το bit μηδενίζεται μετά την ανάγνωση του καταχωρητή κατάστασης και πρόσβαση στον καταχωρητή δεδομένων της θύρας SPI.

- Bit 6 (WCOL - Write Collision Flag): Ενημέρωση σύγκρουσης δεδομένων. Αν κατά τη διάρκεια μετάδοσης δεδομένων μέσω της θύρας SPI εγγραφεί νέο δεδομένο, τότε προκύπτει σύγκρουση και το bit αυτό τίθεται. Το bit μηδενίζεται μετά την ανάγνωση του καταχωρητή κατάστασης και πρόσβαση στον καταχωρητή δεδομένων της θύρας SPI.

| Bits ελέγχου | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPIF | WCOL |  |  |  |  |  |  |

Καταχωρητής ελέγχου της σειριακής θύρας SPI(SPCR)

Η σημασία των bits ελέγχου φαίνεται στον πίνακα:

Πίνακας 2.2 Καταχωρητής ελέγχου της σειριακής θύρας SPI (SPCR)

| Bit | Σύμβολο | Σημασία | Λειτουργία |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | SPIE | Ενεργοποίηση διακοπών | 0:απενεργοποίηση διακοπών |
|  |  |  | 1: ενεργοποίηση διακοπών |
| 6 | SPE | Ενεργοποίηση σειριακής θύρας | 0: απενεργοποίηση θύρας SPI |
|  |  |  | 1: ενεργοποίηση θύρας SPI |
| 5 | DORD | Σειρά μετάδοσης δεδομένων | 0: MSB πρώτο |
|  |  |  | 1: LSB πρώτο |
| 4 | MSTR | Επιλογή master/ slave λειτουργίας | 0: Slave |
|  |  |  | 1: Master |
| 3 | CPOL | Πόλωση σήματος ρολογιού | 0:Θετική στάθμη σήματος χρονισμού |
|  |  |  | 1:Αρνητική στάθμη |
| 2 | CPHA | Φάση σήματος ρολογιού | 0:δειγματοληψία στην αρχή της φάσης χρονισμού |
|  |  |  | 1:δειγματοληψία στο τέλος της φάσης |
| 1 | SPR1 | Επιλογή συχνότητας ρολογιού | 00: Clock / 4 |
| 0 | SPR0 |  | 01: Clock / 16 |
|  |  |  | 10: Clock / 64 |
|  |  |  | 11: Clock / 128 |

| Bits ελέγχου | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPIE | SPE | DORD | MSTR | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 |

Υπάρχουν οι εξής τέσσερις τρόποι να ρυθμίσεις τη γεννήτρια χρονισμού:

Πίνακας 2.3 ρυθμίσεις γεννήτριας χρονισμού θύρας SPI

| Τρόπος SPI | CPOL | CPHA | δείγμα |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ακμή ανόδου |
| 1 | 0 | 1 | ακμή καθόδου |
| 2 | 1 | 0 | ακμή καθόδου |
| 3 | 1 | 1 | ακμή ανόδου |

Η μεταφορά δεδομένων φαίνεται στα δύο παρακάτω σχήματα:

Σχήμα 2.4 Μεταφορά δεδομένων σε μονάδα SPI σε ακμή ανόδου και καθόδου

SPR1 και SPR2 (SPI Clock Rate Select) bits: Τα SPR bits καθορίζουν τη συχνότητα του σήματος χρονισμού. Δεν επιδρούν στη δευτερεύουσα διάταξη ,αφού αυτή δέχεται το σήμα χρονισμού ως είσοδο. Η συχνότητα του εξαρτάται από τη συχνότητα του ταλαντωτή του. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα, τόσο ταχύτερη είναι η μεταφορά δεδομένων.

Τέλος, παραθέτουμε ένα τμήμα κώδικα για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας διάταξης. Η επικοινωνία γίνεται με τον τρόπο SPI 3, και αποστολή πρώτα του MSB ψηφίου. Η συχνότητα ρολογιού είναι fosc/16.Ο Master στέλνει το δεδομένο 0xAA, και ο Slave το 0x55.

Κώδικας Master:

SPI_Init:
 sbi DDRB,DDB5             	; Θέτουμε MOSI ως έξοδο.
 sbi DDRB,DDB7             	; Θέτουμε SCK ως έξοδο.
 sbi DDRB,DDB4             	; Θέτουμε SS' ως έξοδο.
 ldi r16,01011101b    	; Θέτουμε SPI ως Master, με απενεργοποιημένες διακοπές
 out SPCR,r16               	; MSB πρώτο, SPI mode 3 και συχνότητα ρολογιού fosc/16.
 
SPI_Send:
 ldi r16,0xAA
 out SPDR,r16        		; αρχικοποίηση μεταφοράς δεδομένων.
Wait:
 sbis SPSR,SPIF   		; αναμονή ωσότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.
 rjmp Wait
 in SPDR,r16           	; τα ληφθέντα δεδομένα σώζονται στον r16.

Κώδικας Slave:

SPI_Init:
 sbi DDRB,DDB6              	; Θέτουμε MISO ως έξοδο
 ldi r16,01001100b   	; Θέτουμε SPI ως Slave, με απενεργοποιημένες διακοπές
 out SPCR,r16                	; MSB πρώτο, SPI mode 3.
 ldi r16,0x55
 out SPDR,r16                	; αποστολή 0x55 με αίτηση Master.
 
 
SPI_Receive:
 sbis SPSR,SPIF
 rjmp SPI_Receive     	; αναμονή ωσότου ολοκληρωθεί η λήψη.
   in r16,SPDR                  	; τα ληφθέντα δεδομένα σώζονται στον r16.

SPI και In Circuit Programming (ISP)

Η μονάδα SPI χρησιμοποιείται επιπλέον για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή εντός κυκλώματος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μια σειρά αντιστάσεων στις τρεις γραμμές όπως φαίνεται στο σχήμα:

Σχήμα 2.5 Προγραμματισμός εντός κυκλώματος

# 2.3 Μονάδα ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας UART

Η μονάδα UART είναι ένα ισχυρό και χρήσιμο περιφερειακό. Χρησιμοποιείται για αποστολή και λήψη δεδομένων από ένα PC, για αποσφαλμάτωση κώδικα, για επικοινωνία με τον χρήστη, κλπ.

Η μονάδα UART μπορεί να μεταδώσει τους εξής 30 συνδυασμούς πλαισίου:

- 1 bit εκκίνησης

- 5,6,7,8 ή 9 bits

- ένα ή δύο bit λήξης

- καμία, άρτια ή περιττή ισοτιμία.

Φιλτράρει τα ληφθέντα δεδομένα και ανιχνεύει σφάλματα πλαισίου και υπέρβασης. Διαθέτει τρία σήματα διακοπών και επιτρέπει μεγάλη ροή δεδομένων με απομονωτές υλοποιημένους από λογισμικό. Διαθέτει πομπό και δέκτη οι οποίοι μοιράζονται τη γεννήτρια του ρυθμού μετάδοσης και τους κατ/τες ελέγχου.

Η βασική δομή φαίνεται στο επόμενο σχήμα:

Σχήμα 2.6 Μονάδα UART

Γεννήτρια ρυθμού μετάδοσης

Η γεννήτρια ρυθμού μετάδοσης καθορίζει το σήμα ρολογιού που χρησιμοποιείται για μετάδοση και λήψη δεδομένων μέσω της UART. Το σήμα αυτό διαβαθμίζεται με μεγάλη ακρίβεια, με αποτέλεσμα μια σχεδόν αλάνθαστη μεταφορά δεδομένων.

Σχήμα 2.7 Γεννήτρια ρυθμού μετάδοσης

Όπως φαίνεται στο σχήμα ο ρυθμός μετάδοσης διαιρείται με το 16 προτού τροφοδοτήσει τους καταχωρητές ολίσθησης εκπομπής και λήψης Rx/Tx. Διότι, το σήμα ρολογιού που παράγεται από τη γεννήτρια είναι 16πλάσιο του επιθυμητού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων. Έτσι επιτυγχάνουμε δειγματοληψία με συχνότητα 16 φορές μεγαλύτερη από τον ρυθμό μετάδοσης. Επιπλέον το σήμα τροφοδοτεί το λογικό κύκλωμα ανάκτησης δεδομένων (Data Recovery Logic), το οποίο δειγματοληπτεί τα δεδομένα. Για κάθε bit λαμβάνονται 16 συνολικά δείγματα, από τα οποία ελέγχονται το 8ο ,9ο,10ο δείγμα. Το λογικό επίπεδο δύο τουλάχιστον δειγμάτων (από τα παραπάνω τρία) θεωρείται το πραγματικό λογικό επίπεδο του bit. Μετά τη δειγματοληψία όλα τα bits του λαμβανόμενου δεδομένου ολισθαίνουν στον κατ/τη ολίσθησης λήψης. Από την άλλη πλευρά ο κατ/της ολίσθησης εκπομπής δεν απαιτεί δειγματοληψία και συνδέεται απευθείας με το σήμα χρονισμού μετάδοσης.

Πομπός UART

Ο πομπός UART στέλνει δεδομένα από τον μικροελεγκτή σε διάφορες συσκεύες (data logger, PC, κλπ) στον επιθυμητό ρυθμό μετάδοσης.

Σχήμα 2.8 Πομπός UART

Η εκπομπή αρχικοποιείται εγγράφοντας δεδομένα στον κατ/τη UDR. Έπειτα, τα δεδομένα μεταφέρονται στον κατ/τη ολίσθησης εκπομπής ΤΧ εφόσον το προηγούμενο byte έχει ολισθήσει πλήρως.

Όταν ένα byte μεταφέρεται στον κατ/τη ολίσθησης εκπομπής ΤΧ, η σημαία UDRE τίθεται. Η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής UDRE ISR μπορεί να γράψει το επόμενο byte στον κατ/τη UDR χωρίς να αλλοιώσει την παρούσα διαδικασία εκπομπής.

Όταν ένα byte έχει ολισθήσει πλήρως και δεν έχουν γραφτεί δεδομένα στον κατ/τη UDR από τη ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής UDRE ISR, τότε η σημαία TXC τίθεται. Το επόμενο διάγραμμα ροής δείχνει πως συνεργάζονται οι σημαίες διακοπών για την μετάδοση:

Σχήμα 2.9 διάγραμμα ροής μετάδοσης

Ο δέκτης UART

Ο δέκτης UART έχει παρόμοια δομή με τον πομπό, αλλά επιπλέον διαθέτει τα απαραίτητα κυκλώματα για λήψη δεδομένων : το λογικό κύκλωμα ανάκτησης δεδομένων και μία διακοπή για την ολοκλήρωση της λήψης δεδομένου. Χρησιμοποιεί τις ίδιες ρυθμίσεις για το baudrate όπως ο πομπός.

Σχήμα 2.10 Δέκτης UART

Το δεδομένο δειγματοληπτείται με τον τρόπο που περιγράψαμε στην ενότητα της γεννήτριας ρυθμού μετάδοσης και φαίνεται στο σχήμα:

Σχήμα 2.11 Δειγματοληψία δεδομένου

Διακρίνουμε τις μικρές κάθετες γραμμές που αντιστοιχούν στους παλμούς ρολογιού που παράγει η γεννήτρια ρυθμού μετάδοσης. Οι τρεις κόκκινες αντιστοιχούν στο 8ο ,9ο και 10ο δείγμα. Συνεπώς, ο ρυθμός μετάδοσης αρχικά είναι 16πλάσιος ώστε να δειγματοληπτήσει τα δεδομένα ,και έπειτα διαιρείται με το 16 για να ολισθήσει τα δεδομένα.

Καταχωρητής δεδομένων της ασύγχρονης σειριακής μονάδας UART(UDR)

Από το σχήμα φαίνεται ότι πομπός και δέκτης μοιράζονται τον κατ/τη δεδομένων UDR. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για δυο διαφορετικούς καταχωρητές που έχουν κοινή φυσική διεύθυνση $0C. Ο ένας είναι ο καταχωρητής δεδομένων εκπομπής όπου μεταφέρονται τα δεδομένα που γράφουμε στη διεύθυνση $0C. Ο άλλος είναι ο καταχωρητής δεδομένων λήψης όπου μεταφέρονται τα δεδομένα που διαβάζουμε από τη διεύθυνση $0C.

Καταχωρητής κατάστασης της ασύγχρονης σειριακής μονάδας UART(USR)

Ο ρόλος του UART Status Register είναι παρακολούθηση της θύρας αυτής. Διατηρεί τις σημαίες κατάστασης, όπως σημαίες διακοπών, σφάλματα υπέρβασης και πλαισίου. Η σημασία των bits ελέγχου φαίνεται στον πίνακα:

Πίνακας 2.4 Καταχωρητής κατάστασης της UART (USR)

| Bit | Σύμβολο | Σημασία | Λειτουργία |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | RXC | Ολοκλήρωση διαδικασίας λήψης ενός byte δεδομένων. Μόλις διαβαστεί ο UDR η σημαία RXC μηδενίζεται. | 1: Λήψη χαρακτήρα |
| 6 | TXC | Ολοκλήρωση διαδικασίας εκπομπής ενός byte δεδομένων. Η σημαία TXC μηδενίζεται μόλις εκτελεστεί η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής. | 1:Άδειασμα κατ/τή ολίσθησης |
| 5 | UDRE | Ο κατ/τής UDR είναι έτοιμος να δεχθεί νέα δεδομένα. | 1: Διαθέσιμος κατ/της δεδομένων |
| 4 | FE | Το εισερχόμενο bit σήμανσης λήξης μετάδοσης (stop bit) είναι ‘1’ αντί ‘0’. | 1: Σφάλμα πλαισίου |
| 3 | OR | Ο κατ/της ολίσθησης εισάγει νέα δεδομένα ενώ τα προηγούμενα έγκυρα δεδομένα του UDR δεν έχουν διαβαστεί ακόμα. | 1: Σφάλμα υπέρβασης |
| 2-0 | - |

| Bits κατάστασης | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RXC | TXC | UDRE | FE | OR | - | - | - |

Καταχωρητής ελέγχου της ασύγχρονης σειριακής μονάδας UART(UCR)

Ο κατ/της αυτός ελέγχει τον πομπό, το δέκτη και χειρίζεται τις διακοπές.

Πίνακας 2.5 Καταχωρητής ελέγχου της UART (UCR)

| Bit | Σύμβολο | Σημασία | Λειτουργία |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | RXCIE | Ενεργοποίηση διακοπής μετά τη λήψη χαρακτήρα. Προϋπόθεση αποτελεί να έχουν τεθεί οι διακοπές και το bit RXC του USR. | 1: διακοπή μετά τη λήψη χαρακτήρα |
| 6 | TXCIE | Ενεργοποίηση διακοπής μετά την εκπομπή χαρακτήρα. Προϋπόθεση αποτελεί να έχουν τεθεί οι διακοπές και το bit ΤXC του USR. | 1: διακοπή μετά την εκπομπή χαρακτήρα |
| 5 | UDRIE | Ενεργοποίηση διακοπής κατά το άδειασμα του κατ/τή UDR. Προϋπόθεση αποτελεί να έχουν τεθεί οι διακοπές και το bit UDRE του USR. | 1: διακοπή κατά το άδειασμα του UDR |
| 4 | RXEN | Ενεργοποίηση του τμήματος λήψης της μονάδας UART. | 1: Ενεργοποίηση του δέκτη |
| 3 | TXEN | Ενεργοποίηση του τμήματος εκπομπής της μονάδας UART. | 1: Ενεργοποίηση του πομπού |
| 2 | CHR9 | Το μήκος των χαρακτήρων εκπομπής - λήψης είναι 9-bit, χωρίς τα bit έναρξης και λήξης (start & stop bit). | 1: χαρακτήρες των 9-bit |
| 1 | RXB8 | To RXB8 είναι το ένατο bit των ληφθέντων δεδομένων, εφόσον το bit CHR9 έχει τεθεί. | 1: λήψη ένατου bit (bit8) |
| 0 | TXB8 | To TXB8 είναι το ένατο bit των σταλθέντων δεδομένων, εφόσον το bit CHR9 έχει τεθεί. | 1: εκπομπή ένατου bit (bit8) |

| Bits ελέγχου | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RXCIE | TXCIE | UDRIE | RXEN | TXEN | CHR9 | RXB8 | TXB8 |

Καταχωρητής του ρυθμού μετάδοσης της μονάδας UART(UBRR)

Η μονάδα UART περιέχει τη γεννήτρια παραγωγής του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων (baud rate generator). O κατ/της UBRR καθορίζει την τιμή του ρυθμού μετάδοσης που παράγει η γεννήτρια σύμφωνα με τον τύπο:

Baud=Fck/[16*(UBRR+1)]

, όπου Fck η συχνότητα του ρολογιού και UBRR το περιεχόμενο του κατ/τη. Σε γρήγορους AVRs (megas) πρόκειται για ένα 16-bit κατ/τη που επιτρέπει χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης σε γρήγορους επεξεργαστές.

Παράδειγμα: Η συχνότητα ρολογιού του συστήματος είναι 8 MHz και επιθυμούμε ρυθμό στα 9600 bits/sec. Επιλύοντας ως προς την τιμή του κατ/τη UBRR (και αντικαθιστώντας fck=8 MHz και  baud=9600):

| UBRR = | fck | - 1 |
| --- | --- | --- |
|  | (16 * baud) |  |

παίρνουμε την τιμή UBRR =51.08333333. Στρογγυλοποιούμε στην τιμή 51 που αντιστοιχεί σε 9615 baud, εισάγοντας ένα σφάλμα 0.16%. (Σημείωση: για το λόγο αυτό οι κρύσταλλοι έχουν περίεργες συχνότητες, όπως 7.3728 MHz. Με αυτή την συχνότητα παίρνουμε UBRR = 47 και ακριβώς 9600 baudrate ).

Το παρακάτω παράδειγμα αρχικοποιεί, στέλνει και λαμβάνει δεδομένα των 8-bit από την USART με τη μέθοδο polling.

.include "m16def.inc"         	; δήλωση μικροελεγκτή atmega16

.def temp2 = r18  		; προσωρινός καταχωρητής

.def Delay = r19  		; μεταβλητή καθυστέρησης 1

.def Delay2 = r20 		; μεταβλητή καθυστέρησης 2

.def temp = r22

.equ rate = 25			; 4000000/(9600*16)-1=25 στα 4Mhz με σφάλμα=0,2%

ldi temp, LOW(RAMEND)	; αρχικοποίηση στοίβας

out SPL, temp

ldi temp, HIGH(RAMEND)

out SPH, temp

ldi r18,0xFF

out DDRB,r18 		; ορισμός portB ως έξοδος

rcall USART_Init

loop:

rcall USART_Receive

;rcall DLY 	             		; ρουτίνα καθυστέρησης

;inc r24   			; επιστροφή επόμενου χαρακτήρα

rcall USART_Transmit

out PORTB,r24

rjmp loop

USART_Init:

ldi temp, rate   		; επιλογή Baudrate 9600

out UBRR,temp

ldi temp, LOW(UBRR)

out UBRRL, temp

ldi temp, HIGH(UBRR)

out UBRRH, temp

; Ενεργοποίηση πομπού και δέκτη

ldi r16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)

out UCSRB,r16

; Ορίζουμε τη μορφή πλαισίου 8-bit δεδομένων, 1 bit λήξης

ldi r16, (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(3<<UCSZ0)

out UCSRC,r16

ret

USART_Transmit:

sbis UCSRA,UDRE 		; Αναμονή ωσότου ο buffer μετάδοσης είναι άδειος

rjmp USART_Transmit

out UDR,r24 		; Τοποθέτηση δεδομένων (r24) στον buffer,

ret				; αποστολή δεδομένων

USART_Receive:

sbis UCSRA, RXC 		; Αναμονή ωσότου ληφθούν τα δεδομένα

rjmp USART_Receive

in r24, UDR 		; Λήψη δεδομένων και επιστροφή

ret

DLY: dec	Delay

brne DLY

dec	Delay2

brne DLY

ret

Αντίστοιχα, το επόμενο παράδειγμα αρχικοποιεί, στέλνει και λαμβάνει δεδομένα των 9-bit από την USART με τη μέθοδο polling.

.include "m16def.inc"          	; δήλωση μικροελεγκτή atmega16

.def Delay = r19 		; μεταβλητή καθυστέρησης 1

.def Delay2 = r20		; μεταβλητή καθυστέρησης 2

.def temp = r22

.equ rate = 25			; 25 στα 1Mhz->2400bps με error=0,2%

ldi temp, LOW(RAMEND)	; αρχικοποίηση στοίβας

out SPL, temp

ldi temp, HIGH(RAMEND)

out SPH, temp

ser r18

out DDRB,r18 			; portB ως έξοδος

rcall USART_Init

loop:

rcall USART_Receive

inc r16

rcall USART_Transmit

out PORTB,r16

rcall DLY 			; προαιρετικό

rjmp loop

USART_Init: 	 	 	; επιλογή baud rate

ldi temp, rate   	 	; Baudrate 2400/9600/19200 bps

out UBRR,temp

ldi temp, LOW(UBRR)

out UBRRL, temp

ldi temp, HIGH(UBRR)

out UBRRH, temp

; Ενεργοποίηση πομπού και δέκτη

ldi r16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)

out UCSRB,r16

; Ορίζουμε τη μορφή πλαισίου 9-bit δεδομένων, 1 bit λήξης

ldi r16, (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(7<<UCSZ0)

out UCSRC,r16

ret

USART_Receive:

sbis UCSRA, RXC 		; Αναμονή ωσότου ληφθούν τα δεδομένα

rjmp USART_Receive

in r18, UCSRA 		;Λήψη κατάστασης και 9ου bit,κατόπιν δεδομένα από buffer

in r17, UCSRB

in r16, UDR

; σε περίπτωση σφάλματος, επιστρέφει -1

andi r18,(1<<FE)|(1<<DOR)|(1<<PE)

breq USART_ReceiveNoError

ldi r17, HIGH(-1)

ldi r16, LOW(-1)

USART_ReceiveNoError:

; απομόνωση 9ου bit και επιστροφή

lsr r17   			; απομόνωση RXbit8 στη θέση 1

andi r17, 0x01

ret

DLY: dec	Delay

brne DLY

dec	Delay2

brne DLY

ret

USART_Transmit:

sbis UCSRA,UDRE		; Αναμονή ωσότου ο buffer μετάδοσης είναι άδειος

rjmp USART_Transmit

; αντιγραφή 9ου bit από r17 στο TXB8

cbi UCSRB,TXB8

sbrc r17,0

sbi UCSRB,TXB8		; τοποθέτηση LSB δεδομένων (r16) στον buffer και αποστολή

out UDR,r16		; δεδομένων

ret

# 2.4 Χρονιστής

Υπάρχουν διάφοροι τύποι χρονιστών διαθέσιμοι στους μικροελεγκτές (ενώ μερικά μοντέλα δεν διαθέτουν καθόλου χρονιστή ). Οι χρονιστές βασικά μετρούν παλμούς ρολογιού. Οι avr διαθέτουν έναν απλό χρονιστή των 8-bits (timer/counter0) και πολύπλοκο χρονιστή των 16-bits (timer/counter1) με τέσσερις τρόπους λειτουργίας. Ο χρονιστής δύναται να λειτουργεί ως χρονιστής ή ως μετρητής. Ως μετρητής δέχεται στην είσοδο του παλμούς ενός εξωτερικού σήματος, ενώ το ρολόι του χρονιστή μπορεί να είναι ίσο με το κεντρικό ρολόι τους συστήματος (από τον κρύσταλλο) ή να επιβραδυνθεί με τον διαιρέτη συχνότητας (prescaler). Ο prescaler υπάρχει στον timer0 , αλλά και στον timer1. Με τον prescaler επιτυγχάνουμε μεγαλύτερες τιμές μέτρησης, αλλά μικρότερη ακρίβεια. Ο prescaler παίρνει τις τιμές 8, 64, 256 ή 1024 σε σύγκριση με το ρολόι τους συστήματος. Ένας AVR στα 8 MHz και ένας χρονιστής prescaler μπορεί να μετρήσει (όταν έχει 16-bit timer) : (0xFFFF + 1) * 1024 clock cycles = 67108864 clock cycles δηλαδή 8.388608 seconds.

Καταχωρητής μάσκας διακοπών χρονιστή (Timer Interrupt Mask Register -TIMSK)

Ο ρόλος του κατ/τη αυτού είναι να καθορίζει ποιες διακοπές είναι έγκυρες θέτοντας τα αντίστοιχα bits του.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits μάσκας | TOIE1 | OCIE1A |  |  | TICIE1 |  | TOIE0 |  |

H σημασία των bits του καταχωρητή είναι η εξής:

- Bit 7 (TOIE1- Timer Overflow Interrupt Enable/Timer 1): αν το bit  αυτό έχει τεθεί και οι καθολικές διακοπές είναι ενεργοποιημένες, τότε εκτελείται άλμα στο διάνυσμα διακοπής υπερχείλισης του 16-bit χρονιστή timer1.

- Bit 6 (OCIE1A - Output Compare Interrupt Enable 1Α): αν το bit  αυτό έχει τεθεί και οι καθολικές διακοπές είναι ενεργοποιημένες, τότε εκτελείται άλμα στο διάνυσμα διακοπής του συγκριτή Α

- Bit 3 (TICIE1 - Timer 1 Input Capture Interrupt Enable): αν το bit  αυτό έχει τεθεί και οι καθολικές διακοπές είναι ενεργοποιημένες, τότε εκτελείται άλμα στο διάνυσμα διακοπής εισόδου σύλληψης

- Bit 1 (TOIE0 - Timer Overflow Interrupt Enable/Timer 0): ομοίως με TOIE1, αλλά για τον 8-bit χρονιστή

Καταχωρητής σημαίας διακοπών χρονιστή (Timer Interrupt Flag Register -TIFR)

Ο  κατ/της αυτός μας ενημερώνει ποιες διακοπές εκκρεμούν. Διατηρεί τις σημαίες διακοπής του χρονιστή που αντιστοιχούν στα bits του TIMSK. Αν μια διακοπή δεν έχει ενεργοποιηθεί ελέγχουμε τον TIFR  για να καθορίσουμε εάν συνέβη και να μηδενίσουμε τις σημαίες.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits σημαίας | TOV1 | OCF1A |  |  | ICF1 |  | TOV0 |  |

Ο 8-bit Χρονιστής (Timer0):

Η είσοδος χρονισμού του χρονιστή των 8-bits συνδέεται είτε με το κεντρικό ρολόι, είτε με ένα σήμα υποπολλαπλάσιας συχνότητας του κεντρικού ρολογιού, είτε με κάποιο εξωτερικό σήμα σε κάποιον ακροδέκτη εισόδου-εξόδου (Τ0 Pin).Ακόμη, έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε τη λειτουργία του χρονιστή, τοποθετώντας τα σωστά bits στον κατ/τη ελέγχου TCCR0.

Ο χρονιστής αποτελεί βασικά έναν μετρητή προς τα πάνω. Παρακάτω φαίνεται ένα διάγραμμα με το υλικό του χρονιστή:

Σχήμα 2.12 8-bit χρονιστής και hardware

Η λειτουργία του είναι απλή: το ρολόι χρονισμού μετρά προς τα πάνω μέσω του κατ/τη Timer/Counter Register (TCNT0). Όταν αυτός υπερχειλίσει (από την τιμή 0xFF -> στην 0x00) τίθεται η σημαία υπερχείλισης του κατ/τη κατάστασης (Overflow Flag) και η σημαία διακοπής λόγω υπερχείλισης του χρονιστή. Αν το bit TOIE0 στον κατ/τη μάσκας διακοπών του χρονιστή TIMSK (Timer Interrupt Mask Register) είναι ‘1’ και οι καθολικές διακοπές είναι ενεργοποιημένες, τότε θα έχουμε άλμα στο αντίστοιχο διάνυσμα διακοπής.

Kαταχωρητής ελέγχου του TIMER/COUNTER0 (TCCR0)

Αυτός ο καταχωρητής ελέγχει τη λειτουργία του εσωτερικού μετρητή/χρονιστή, ο οποίος μετρά μέχρι την τιμή που του έχει φορτωθεί. Κάθε βήμα μέτρησης αντιστοιχεί σε ένα παλμό του σήματος διέγερσης. Οι πηγές χρονισμού φαίνονται στον πίνακα:

Πίνακας 2.6 Πηγές χρονισμού του TIMER/COUNTER0

| CS02 | CS01 | CS00 | Σχόλιο |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Διακοπή λειτουργίας του χρονιστή |
| 0 | 0 | 1 | CK |
| 0 | 1 | 0 | CK/8 |
| 0 | 1 | 1 | CK/64 |
| 1 | 0 | 0 | CK/256 |
| 1 | 0 | 1 | CK/1024 |
| 1 | 1 | 0 | Αρνητικό μέτωπο παλμού στον ακροδέκτη Τ0 |
| 1 | 1 | 1 | Θετικό μέτωπο παλμού στον ακροδέκτη Τ0 |

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits ελέγχου |  |  |  |  |  | CS02 | CS01 | CS00 |

Καταχωρητής του TIMER/COUNTER0 (TCNT0)

O καταχωρητής αυτός μετρά τους παλμούς της εισόδου χρονισμού μέχρι να φτάσει την τιμή που του έχουμε φορτώσει. Μόλις φτάσει αυτή τη τιμή υπερχείλισης , τότε ο μετρητής μηδενίζεται και η μέτρηση ξεκινά από την αρχή.

Π.χ. η αρχικοποίηση του timer0 για μέτρηση μέχρι το 255=0xFF με πηγή χρονισμού την έξοδο του prescaler CK/1024:

ldi r18,0b00000101

out TCCR0				;  πηγή χρονισμού CK/1024

ldi r18,0xFF

out TCNT0				;  μέτρηση προς τα άνω έως 255.

΄

Ο 16-bit Χρονιστής:

Ο 16-bit Χρονιστής είναι πιο σύνθετος:

Σχήμα 2.13 16-bit χρονιστής και hardware

Καταχωρητής του TIMER/COUNTER1 (TCNT1H- TCNT1L)

Πρόκειται για έναν καταχωρητή των 16-bits που περιέχει την τιμή μέτρησης.

Καταχωρητής ελέγχου Α του TIMER/COUNTER1 (TCCR1Α)

Αυτός ο καταχωρητής ελέγχει τη λειτουργία του μετρητή/χρονιστή1.

| Bits ελέγχου | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COM1A1 | COM1A0 | COM1B1 | COM1B0 |  |  | PWM11 | PWM10 |

H σημασία των bits ελέγχου του καταχωρητή είναι η εξής:

- Bits 7,6 (COM1A1, COM1A0): Είναι τα ψηφία για τον έλεγχο της λειτουργίας εξόδου σύγκρισης (Compare Output Mode). Ο ακροδέκτης εξόδου OC1(Output Compare) επηρεάζεται μετά από τη σύγκριση που έχει εκτελέσει ο μετρητής / χρονιστής1. Προϋπόθεση αποτελεί το ψηφίο ελέγχου κατεύθυνσης να έχει τεθεί 1, ώστε ο ακροδέκτης να είναι έξοδος.

Πίνακας 2.7 Λειτουργία εξόδου σύγκρισης

| COM1A1 | COM1A0 | Λειτουργία-τιμή της εξόδου OC1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Αποσύνδεση από μετρητή/ χρονιστή1 |
| 0 | 1 | Εναλλαγή επιπέδου |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- Bits 5,4 (COM1B1, COM1B0): Αντίστοιχα με bits 7,6.

- Bits 1,0 (PWM11, PWM10): Είναι τα ψηφία επιλογής του τρόπου λειτουργίας της μονάδας του διαμορφωτή εύρους παλμών (PWM). Η σημασία φαίνεται στον πίνακα:

Πίνακας 2.8 Τρόπος λειτουργίας του διαμορφωτή εύρους παλμών (PWM)

| PWM11 | PWM10 | Λειτουργία | Μέγιστη τιμή | PWM συχνότητα ως προς ρολόι χρονιστή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Απενεργοποίηση του PWM |
| 0 | 1 | 8-bit PWM | $00FF | fclock/510 |
| 1 | 0 | 9-bit PWM | $01FF | fclock/1022 |
| 1 | 1 | 10-bit PWM | $03FF | fclock/2046 |

Καταχωρητής ελέγχου Β του TIMER/COUNTER1 (TCCR1Β)

Ο μετρητή/ χρονιστή1 έχει και δεύτερο καταχωρητή ελέγχου και η σημασία των bits ελέγχου είναι η εξής:

- Bit 7 (ICNC1): Ο μηχανισμός σύλληψης και απόρριψης θορύβου ενεργοποιείται.

- Bit 6 (ICES1): Καθορίζεται αν η είσοδος σύλληψης θα γίνει σε αρνητικό ή θετικό μέτωπο παλμού. Δηλαδή, όταν αυτό το bit είναι ‘1’, τα περιεχόμενα του μετρητή/ χρονιστή1 μεταφέρονται στον καταχωρητή της εισόδου σύλληψης κατά το θετικό μέτωπο του σήματος στην είσοδο σύλληψης ICP.

- Bit 3 (CTC1): Όταν το ψηφίο αυτό είναι ‘1’ ο μετρητής/ χρονιστής1 μηδενίζεται εάν η σύγκριση είναι επιτυχής. Ενώ όταν το ψηφίο αυτό είναι ‘0’ η μέτρηση συνεχίζεται αγνοώντας τις επιτυχείς συγκρίσεις.

- Bit 2,1,0 (CS12,CS11,CS10): Επιλογή του σήματος χρονισμού του μετρητή/ χρονιστή1.

| Bits ελέγχου | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ICNC1 | ICES1 |  |  | CTC1 | CS12 | CS11 | CS10 |

Καταχωρητής εξόδου σύγκρισης του TIMER/COUNTER1 (OCR1AH- OCR1AL)

Πρόκειται για έναν καταχωρητή των 16-bits με δυνατότητα εγγραφής και ανάγνωσης. Το περιεχόμενο του συγκρίνεται με την τιμή μέτρησης του μετρητή/ χρονιστή1 και σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου εκτελούνται οι λειτουργίες που καθορίζουν οι καταχωρητές ελέγχου του μετρητή/ χρονιστή1.

Καταχωρητής εξόδου σύγκρισης του TIMER/COUNTER1 (OCR1BH- OCR1BL)

Πρόκειται για έναν καταχωρητή των 16-bits με δυνατότητα εγγραφής και ανάγνωσης. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου, δηλαδή όταν η τιμή μέτρησης του μετρητή/ χρονιστή1 φτάσει την τιμή του OCR (Output Compare Register) τότε εκτελούνται οι λειτουργίες που καθορίζουν οι καταχωρητές ελέγχου του μετρητή/ χρονιστή1.

Καταχωρητής εισόδου σύλληψης του TIMER/COUNTER1 (ICR1H- ICR1L)

Πρόκειται για έναν καταχωρητή των 16-bits με δυνατότητα μόνο ανάγνωσης. Η τιμή μέτρησης του μετρητή/ χρονιστή1 μεταφέρεται στον καταχωρητή εισόδου σύλληψης (ICR1H- ICR1L), όταν στον ακροδέκτη εισόδου σύλληψης  (ICP) ανιχνευθεί θετικό ή αρνητικό μέτωπο παλμού του ανάλογα με την τιμή του bit ICES1 του καταχωρητή ελέγχου TCCR1Β. Παράλληλα ενεργοποιείται η σημαία ICF1. Κατά την ανάγνωση του, απαιτείται βοηθητικός καταχωρητής TEMP, αφού πρόκειται για 16-bit καταχωρητή.

Τα ονόματα των κατ/των διαφέρουν μεταξύ των χρονιστών και των μικροελεγκτών.

Η πρόσβαση στους 16-bit κατ/τες γίνεται ένα byte τη φορά. Για να επιτύχουμε ακριβή χρονισμό, χρησιμοποιούμε ένα 16-bit προσωρινό κατ/τη.

Εγγραφή: Όταν εγγράφεται το υψηλό byte (π.χ. TCNT1H), το δεδομένο τοποθετείται στον προσωρινό κατ/τη TEMP , ενώ όταν γράφεται το χαμηλό byte το δεδομένο μεταφέρεται άμεσα στον κατ/τη TCNT1 . Συνεπώς για μια ολοκληρωμένη διαδικασία εγγραφής σε κατ/τη των 16-bits, το υψηλό byte πρέπει να γραφτεί πρώτο.

Ανάγνωση: το υψηλό byte διαβάζεται άμεσα από τον κατ/τη TCNT1, συνεπώς το χαμηλό byte πρέπει να διαβαστεί πρώτο (TCNT1L).

Κανονική λειτουργία:

Ο κατ/της TCNT1 μετρά προς τα άνω και πυροδοτεί τη διακοπή υπερχείλισης όταν μεταβαίνει από την τιμή 0xFFFF στην 0x0000.

Υποθέτοντας κεντρικό ρολόι στα 8 MHz και επιθυμητό χρονιστή 1 δευτερολέπτου, χρειαζόμαστε 8 εκατομμύρια παλμούς. Θέτοντας τον prescaler στα 1024 (ακόμα και 256) έχουμε 8,000,000/1024 = 7812.5 ~ 7813. Άρα η τιμή που πρέπει να φορτώσουμε στον TCNT1 ώστε να προκαλέσει υπερχείλιση σε 1 δευτερόλεπτο είναι 0x0000 - 7813 = 57723. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουμε ενεργοποιήσει την διακοπή υπερχείλισης χρονιστή και τις καθολικές διακοπές, όπως φαίνεται στο διάγραμμα:

Σχήμα 2.14 κανονική λειτουργία TCNT1

Με απλά λόγια τα βήματα είναι τα εξής:

- θέτουμε τον prescaler (π.χ. στο 1024 θέτοντας τα bits CS12 και CS10 του TCCR1B)
- γράφουμε την τιμή (π.χ. 57723) στον TCNT1
- ενεργοποιούμε το bit TOIE1 του TIMSK
- ενεργοποιούμε τις καθολικές διακοπές του SREG
- αναμονή

Το επόμενο παράδειγμα υλοποιεί τα παραπάνω βήματα και εκτελεί την ρουτίνα υπερχείλισης, όταν ο μετρητής ξεπεράσει την τιμή 0xFFFF:

rjmp reset                         	; $0000 Reset

rjmp EXT_INT0                 	; $0001 IRQ0

rjmp EXT_INT1                 	; $0002 IRQ1

rjmp TIMER1_CAPT         	; $0003 Σύλληψη Timer1

rjmp TIMER1_COMPA      	; $0004 Σύγκριση Timer1

rjmp TIMER1_COMPB      	; $0005      >>

rjmp TIMER1_OVF           	; $0006 Υπερχείλιση Timer1

rjmp TIMER0_OVF           	; $0007 Υπερχείλιση Timer0

rjmp SPI_STC                   	; $0008 μονάδα SPI

rjmp UART_RXC                	; $0009 Ολοκλήρωση λήψης UART

rjmp UART_DRE                	; $000A UDR άδειος

rjmp UART_TXC                	; $000B Ολοκλήρωση εκπομπής UART

rjmp ANA_COMP                   	; $000C αναλογικός συγκριτής

TIMER1_OVF:

ldi r18,E1

out TCNT1H,r18

ldi r18,7B

out TCNT1L,r18 		; τιμή εκκίνησης

clr r18

out TCCR1A,r18

ldi r18,5

out TCCR1B,r18 ; CK/1024

ldi r18,0x80

out TIMSK,r18 		; ενεργοποίηση bit TOIE1

ldi r18,0xDF

out SPL,r18

sei   				; ενεργοποίηση καθολικών διακοπών

Loop: rjmp Loop 		; ατέρμονας βρόχος ωσότου προκύψει υπερχείλιση του χρονιστή1

Λειτουργία εξόδου σύγκρισης

Ο χρονιστής timer/counter1 υποστηρίζει μια λειτουργία εξόδου σύγκρισης χρησιμοποιώντας τον κατ/τη εξόδου σύγκρισης (OCR1A) ως την πηγή των δεδομένων που θα συγκριθούν με το περιεχόμενο του κατ/τη TCNT1. Η τιμή του TCNT1 αυξάνει, αν δεν διακοπεί από τα bits επιλογής του prescaler. Όταν οι δύο τιμές εξισωθούν, η σημαία διακοπής εξόδου σύγκρισης (OCF του TIFR) τίθεται και καλείται η ρουτίνα εξυπηρέτησης. Θέτοντας το bit CTC1 του TCCR1B, ο χρονιστής μηδενίζεται μετά την επιτυχή συσχέτιση τιμών.

Σχήμα 2.15 Λειτουργία εξόδου σύγκρισης

Με απλά λόγια τα βήματα είναι τα εξής:

- θέτουμε τον prescaler (π.χ. στο 1024 θέτοντας τα bits CS12 και CS10 του        TCCR1B)
- γράφουμε την τιμή εκκίνησης στον TCNT1

- γράφουμε τα δεδομένα προς σύγκριση με τον μετρητή στον κατ/τη εξόδου                                                                       σύγκρισης (OCR1A)

- ενεργοποιούμε το bit OCIE1A του TIMSK
- ενεργοποιούμε τις καθολικές διακοπές του SREG
- αναμονή διακοπής

Το επόμενο παράδειγμα υλοποιεί τα παραπάνω βήματα και εκτελεί την ρουτίνα σύγκρισης, όταν ο μετρητής φτάσει την τιμή του καταχωρητή εξόδου σύγκρισης:

rjmp reset                        	; $0000 Reset

rjmp EXT_INT0                 	; $0001 IRQ0

rjmp EXT_INT1                 	; $0002 IRQ1

rjmp TIMER1_CAPT          	; $0003 Σύλληψη Timer1

rjmp TIMER1_COMPA      	; $0004 Σύγκριση Timer1

rjmp TIMER1_COMPB      	; $0005      >>

rjmp TIMER1_OVF           	; $0006 Υπερχείλιση Timer1

rjmp TIMER0_OVF           	; $0007 Υπερχείλιση Timer0

rjmp SPI_STC                   	; $0008 μονάδα SPI

rjmp UART_RXC                	; $0009 Ολοκλήρωση λήψης UART

rjmp UART_DRE                	; $000A UDR άδειος

rjmp UART_TXC                  	; $000B Ολοκλήρωση εκπομπής UART

rjmp ANA_COMP                  	; $000C αναλογικός συγκριτής

TIMER1_COMPA :

clr r18

out  TCNT1H,r18

ldi r18,0x20

out  TCNT1L,r18	 	; τιμή εκκίνησης

ldi r18,0x80

out TCCR1A,r18	 	; Λειτουργία εξόδου σύγκρισης OC1

ldi r18,5

out TCCR1B,r18 	 	; CK/1024

clr r18

out OCR1AH,r18

ldi r18,0xAF

out OCR1AH,r18 		; τιμή σύγκρισης

ldi r18,0x40

out TIMSK,r18 		; ενεργοποίηση bit OCIE1A

sei    				; ενεργοποίηση καθολικών διακοπών

Loop: rjmp Loop 		; ατέρμονας βρόχος ωσότου προκύψει υπερχείλιση του χρονιστή1

Λειτουργία εισόδου σύλληψης

Η λειτουργία εισόδου σύλληψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει τον χρόνο μεταξύ δύο ακμών του ακροδέκτη εισόδου σύλληψης ICP (Input Capture Pin). Κάποια εξωτερικά κυκλώματα δημιουργούν παλμούς , έτσι μπορούμε να μετρήσουμε τις σ.α.λ. ενός κινητήρα, το μήκος ενός παλμού κλπ. Η βασική λειτουργία φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα:

Σχήμα 2.16 Λειτουργία εισόδου σύλληψης

Το περιεχόμενο του TCNT1 μεταφέρεται στον ICR1, όταν η ακμή επιλογής εμφανίζεται στον ακροδέκτη εισόδου σύλληψης και η ρουτίνα εξυπηρέτησης μπορεί να κληθεί ώστε να μηδενίσει ή να φορτώσει μια τιμή στον TCNT1. Η ρουτίνα μπορεί ακόμη να μεταβάλλει την ακμή για την επόμενη διακοπή.

Μπορούμε να μετρήσουμε τη διάρκεια ενός παλμού, αν αλλάξουμε την ακμή επιλογής bit εντός της ρουτίνας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο:

Θέτουμε το bit ICES (Input Capture Edge Select) στην τιμή ‘1’, δηλαδή ανίχνευση ακμής ανόδου. Κατά την εκτέλεση της ρουτίνας μηδενίζουμε τον TCNT1 και θέτουμε το bit ICES για ανίχνευση αρνητικής ακμής. Όταν καλείται η επόμενη ρουτίνα, ο ακροδέκτης έχει αλλάξει από υψηλή σε χαμηλή στάθμη. Ο ICR1 περιέχει τον αριθμό των κύκλων που ο ακροδέκτης είναι σε υψηλή στάθμη παλμού. Αν η ρουτίνα θέσει ξανά το ICES στην τιμή ‘1’, δηλαδή ανίχνευση ακμής ανόδου, μετριέται η διάρκεια χαμηλής στάθμης παλμού. Έτσι, γνωρίζουμε τη διάρκεια του παλμού και το duty cycle.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του αναλογικού συγκριτή με την γραμμή εισόδου σύλληψης. Οπότε, μπορούμε να μετρήσουμε συχνότητες αναλογικών σημάτων ή άλλες πηγές δεδομένων που απαιτούν το συγκριτή.

Το επόμενο παράδειγμα περιλαμβάνει το βρόγχο αναμόνης ωσότου η ακμή επιλογής εμφανιστεί στον ακροδέκτη εισόδου σύλληψης και τα βήματα της ρουτίνας εξυπηρέτησης:

- θέτουμε τον prescaler (π.χ. στο 256 θέτοντας το bit CS12 του TCCR1B)
- γράφουμε την τιμή εκκίνησης στον TCNT1

- μηδενισμός κατ/τη εισόδου σύλληψης (ICR1) και συγκριτή

- ενεργοποιούμε το bit TICIE1 του TIMSK
- ενεργοποιούμε τις καθολικές διακοπές του SREG
- αναμονή διακοπής

rjmp reset          	; $0000 Reset

rjmp EXT_INT0       	; $0001 IRQ0

rjmp EXT_INT1       	; $0002 IRQ1

rjmp TIMER1_CAPT    	; $0003 Σύλληψη Timer1

rjmp TIMER1_COMPA     ; $0004 Σύγκριση Timer1

rjmp TIMER1_COMPB     ; $0005      >>

rjmp TIMER1_OVF       ; $0006 Υπερχείλιση Timer1

rjmp TIMER0_OVF       ; $0007 Υπερχείλιση Timer0

rjmp SPI_STC          ; $0008 μονάδα SPI

rjmp UART_RXC         ; $0009 Ολοκλήρωση λήψης UART

rjmp UART_DRE         ; $000A UDR άδειος

rjmp UART_TXC         ; $000B Ολοκλήρωση εκπομπής UART

rjmp ANA_COMP         ; $000C αναλογικός συγκριτής

TIMER1_CAPT :

clr r18

out  TCNT1H,r18

out  TCNT1L,r18 	; τιμή εκκίνησης μετρητή

clr r18

out ICR1H,r18

out ICR1L,r18 	  	; μηδενισμός κατ/τη εισόδου σύλληψης (ICR1)

clr r18

out ACSR,r18 	  	; μηδενισμός συγκριτή

ldi r18,8

out TIMSK,r18 	  ; ενεργοποίηση bit TICIE1

ldi r18,0

out TCCR1A,r18

ldi r18,0x04     ; CK/256

out TCCRB1,r18

sei    		  ; ενεργοποίηση καθολικών διακοπών

Loop: rjmp Loop 	  ; ατέρμονας βρόχος ωσότου προκύψει υπερχείλιση του χρονιστή1

Λειτουργία PWM

Ο PWM μπορεί να είναι των 8, 9 ή 10 bits. Αυτό επηρεάζει τη συχνότητα (τον χρόνο μεταξύ δύο PWM παλμών) και τη μέγιστη τιμή μέτρησης και επιλέγεται μέσω των bits PWM11,PWM10 του TCCR1A.

Ο PWM είναι μια λειτουργία εξόδου σύγκρισης, που έχει τη δυνατότητα αύξουσας και φθίνουσας μέτρησης. Στη λειτουργία αυτή, ο μετρητής μετρά προς τα άνω ωσότου φθάσει τη μέγιστη τιμή. Όταν το περιεχόμενο του καταχωρητή TCNT1 γίνει ίσο με την τιμή του OCR1, ο ακροδέκτης εξόδου OC1 τίθεται ή μηδενίζεται ανάλογα με τα bits COM1A1,COM1A0 του TCCR1A. Μπορούμε να επιλέξουμε κανονική ή ανάστροφη PWM μέσω αυτών των bits:

Πίνακας 2.9 επιλογή PWM

| COM1A1 | COM1A0 | αποτέλεσμα |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | PWM απενεργοποιημένη |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | κανονική PWM |
| 1 | 1 | ανάστροφη PWM |

Κανονική PWM σημαίνει ότι ο ακροδέκτης εξόδου OC1 μηδενίζεται, όταν ο μετρητής μετρά προς τα άνω και φτάσει την τιμή OCR1. Ο μετρητής συνεχίζει τη μέτρηση και όταν φτάσει τη μέγιστη τιμή αρχίζει να μετρά προς τα κάτω. Μόλις ξανασυναντήσει την τιμή OCR1 ο ακροδέκτης τίθεται. Στην ανάστροφη μέτρηση, ο ακροδέκτης τίθεται αντί να μηδενίζεται, όπως φαίνεται στο διάγραμμα:

Σχήμα 2.17 Ανάστροφη και κανονική PWM

Τυπικές εφαρμογές του PWM είναι ο έλεγχος ταχύτητας κινητήρων, η οδήγηση φωτεινότητας LEDs, κλπ.

Στο παρακάτω παράδειγμα ρυθμίζεται ο κατ/της ελέγχου του timer/counter1 (λειτουργία εξόδου σύγκρισης , 8-bit PWM, και επιλογή του σήματος χρονισμού) και η τιμή του timer/counter1 αυξάνει και όταν συναντήσει την τιμή $50 του OCR1A θέτει τον ακροδέκτη OC1.

rjmp PWM			; $000 PWM

PWM:

ldi r20,$C1

out TCCR1A,r20

ldi r20,1

out TCCR1B,r20		; επιλογή του σήματος χρονισμού

ldi r20,0

out OCR1AH,r20

ldi r20,$50

out OCR1AL,r20

LOOP: rjmp LOOP	   	; $013

# 2.5 Αναλογικός συγκριτής

Ο αναλογικός συγκριτής είναι ένα χρήσιμο περιφερειακό για τη σύγκριση δύο αναλογικών σημάτων. Παραδείγματος χάριν, μπορούμε να συγκρίνουμε την έξοδο ενός αισθητήρα θερμοκρασίας με μια τάση αναφοράς, και να εκτελέσουμε κάποια λειτουργία όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει το όριο που αντιστοιχεί στην τάση αυτή. Ο αναλογικός συγκριτής χωρίζεται σε 2 τμήματα. Το πρώτο είναι ο ίδιος ο συγκριτής, ο οποίος έχει δυο εισόδους: αναλογική είσοδο 0 (Analog Input 0 - AIN0) και αναλογική είσοδο 1 (Analog Input 1 - AIN0). Αν η είσοδος AIN0 είναι μεγαλύτερη από την AIN1, τότε η έξοδος του συγκριτή είναι υψηλή. Ενώ όταν η είσοδος AIN1 είναι μεγαλύτερη από την AIN0, τότε η έξοδος του συγκριτή είναι χαμηλή. Το δεύτερο τμήμα παίρνει την έξοδο του συγκριτή και θέτει τη σημαία διακοπής (Analog Comparator Interrupt Flag - ACI) και τη σημαία εξόδου του συγκριτή (Analog Comparator Output Flag - ACO). Ένα απλό σχέδιο του συγκριτή είναι:

Σχήμα 2.18 Σχέδιο συγκριτή

Πιο αναλυτικά:

Σχήμα 2.19 Αναλογικός συγκριτής

Οι είσοδοι AIN0 και AIN1 αντιστοιχούν στους ακροδέκτες μιας θύρας (π.χ. PORTB), οπότε ο καταχωρητής κατεύθυνσης δεδομένων πρέπει να τεθεί κατάλληλα. Για το λόγο αυτό μηδενίζουμε τους κατ/τες κατεύθυνσης DDBx και DDBy ώστε οι ακροδέκτες να γίνουν είσοδοι. Ακόμη, μηδενίζουμε τους κατ/τες PORTx και PORTy ώστε να απενεργοποιήσουμε τις αντιστάσεις πρόσδεσης.

Ο συγκριτής είναι σχετικά απλός και διαθέτει μόνο έναν καταχωρητή:

Καταχωρητής ελέγχου και κατάστασης της μονάδας του αναλογικού συγκριτή  (ACSR)

Πρόκειται για τον κατ/τη που ελέγχει τη λειτουργία και την έξοδο του αναλογικού συγκριτή.

Πίνακας 2.10 Καταχωρητής ελέγχου-κατάστασης συγκριτή  (ACSR)

| Bit | Σύμβολο | Σημασία | Λειτουργία |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ACD | Απενεργοποίηση του αναλογικού συγκριτή. | 1: Απενεργοποίηση του συγκριτή |
| 6 | - | Δεν χρησιμοποιείται. |  |
| 5 | ACO | Έξοδος της μονάδας του συγκριτή. |  |
| 4 | ACI | Σημαία διακοπής. Εκτέλεση της αντίστοιχης ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής εφόσον έχουν τεθεί οι διακοπές και το bit ACIE. | 1: Αίτηση διακοπής |
| 3 | ACIE | Ενεργοποίηση διακοπής του συγκριτή. | 1: Ενεργοποίηση διακοπής |
| 2 | ACIC | Σύνδεση της εξόδου του συγκριτή με την είσοδο σύλληψης του χρονιστή1. | 1: σύνδεση με είσοδο σύλληψης του timer1 |
| 1 | ACIS1 | Καθορισμός του τρόπου διέγερσης της διακοπής. | 00: διακοπή στην αλλαγή επιπέδου |
|  |  |  | 01: - |
| 0 | ACIS0 |  | 10: διακοπή στο μέτωπο πτώσης |
|  |  |  | 11:διακοπή στο μέτωπο ανόδου |

| Bits ελέγχου | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACD | - | ACO | ACI | ACIE | ACIC | ACIS1 | ACIS0 |

Παραθέτουμε τον κώδικα αρχικοποίησης του συγκριτή (με την προϋπόθεση ACIE=0):

sbi ACSR,ACI	  	 ; μηδενισμός της σημαίας ACI εγγράφοντας τη μονάδα!

sei 				 ; ενεργοποίηση καθολικών διακοπών

sbi ACSR, ACIS0	 ; ενεργοποίηση διακοπών

sbi ACSR, ACIS1            ; στο μέτωπο ανόδου

sbi ACSR, ACIE              ; ενεργοποίηση διακοπής του συγκριτή

Σχήμα 2.20 Πυροδότηση διακοπής του συγκριτή

Σχόλιο περί υλικού: Ο AVR έχει επίπεδα τάσης TTL(5V ή 3.3V για υψηλή λογική στάθμη και 0V για χαμηλή λογική στάθμη). Όμως σε περίπτωση σύνδεσης του μικροελεγκτή AVR με τον υπολογιστή πρέπει να χρησιμοποιηθούν επίπεδα τάσης RS-232. Για την μετατροπή στα επίπεδα RS-232 απαιτείται ένα μετατροπέας τάσης, όπως ο MAX232.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 	 					3

# 3.1 Περιγραφή ATMEGA16

Χαρακτηριστικά

• υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης 8-bit AVR μικροελεγκτής

• προηγμένη αρχιτεκτονική RISC

– 131 ισχυρές εντολές

– 32 x 8 καταχωρητές

– πλήρως στατική λειτουργία

– Έως 16 MIPS απόδοση στα 16 MHz

– Ενσωματωμένος 2-cycle πολλαπλασιαστής

• Μη πτητική μνήμη προγράμματος και δεδομένων

– 16K Bytes από In-System Self-Programmable Flash

Αντοχή: 10,000 κύκλοι εγγραφής/ανάγνωσης

– Προαιρετικό τμήμα  Boot Code με ανεξάρτητα bits κλειδώματος (Lock Bits)

In-System Programming από πρόγραμμα εκκίνησης (ενσωματομένο πρόγραμμα Boot)

Ορθή Read-While-Write Operation λειτουργία

– 512 Bytes EEPROM

Αντοχή: 100,000 κύκλοι εγγραφής/ανάγνωσης

– 1K Byte εσωτερικής μνήμης SRAM

– Programming Lock για ασφάλεια λογισμικού

• JTAG διεπαφή (IEEE std. 1149.1 συμβατή)

– Boundary-scan δυνατότητες σύμφωνα με JTAG Standard

– Εκτεταμένη υποστήριξη αποσφαλμάτωσης (Debug)

– Προγραμματισμός των Flash, EEPROM, ασφαλειών, και Bits κλειδώματος μέσω της διεπαφής JTAG

• Περιφεριακά

– Δύο 8-bit Timer/Counters με ξεχωριστές μονάδες διαίρεσης χρόνου (Prescalers) και τρόπους σύγκρισης (Compare Modes)

– Ένα 16-bit Timer/Counter με ξεχωριστή μονάδα διαίρεσης χρόνου (Prescaler), τρόπο σύγκρισης, και σύλληψης (Capture Mode)

– Μετρητή πραγματικού χρόνου με ανεξάρτητο ταλαντωτή

– 4 PWM κανάλια

– 8-κάναλο, 10-bit ADC

8 απλά κανάλια

2 διαφορικά κανάλια με προγραμματιζόμενο κέρδος 1x, 10x, ή 200x

–Two-wire σειριακή διεπαφή

– Προγραμματιζόμενη σειριακή USART

– Master/Slave SPI σειριακή διεπαφή

– Προγραμματιζόμενος χρονιστής επιτήρησης (Watchdog Timer) με ανεξάρτητο ταλαντωτή

– Αναλογικός συγκριτής

• Ειδικά χαρακτηριστικά

– Power-on Reset και προγραμματιζόμενο κύκλωμα ανίχνευσης βύθισης τάσης τροφοδοσίας (Brown-out Detection)

– εσωτερικός RC ταλαντωτής

– Εξωτερικές και εσωτερικές πηγές διακοπών

– 6 λειτουργίες ηρεμίας: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby και Extended Standby

• I/O and Packages

– 32 Programmable I/O Lines

– 40-pin PDIP, 44-lead TQFP, and 44-pad MLF

• Τάση λειτουργίας

– 4.5 - 5.5V για ATmega16

• Ταχύτητα λειτουργίας

– 0 - 16 MHz για ATmega16

• Κατανάλωση ισχύος για 1 MHz, 3V, και 25°C του ATmega16L

– δραστήρια κατάσταση: 1.1 mA

– Power-down κατάσταση: < 1 µA

– άεργη κατάσταση: 0.35 mA

Ο ATmega16 είναι ένας 8-μπιτος μικροελεγκτής τύπου CMOS βασισμένος σε αρχιτεκτονική μειωμένου ρεπερτορίου εντολών (RISC). Εκτελεί εντολές εντός ενός κύκλου ρολογιού, επιτυγχάνοντας απόδοση 1 MIPS ανά MHz ,ενώ η κατανάλωση ισχύος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.

Ο πυρήνας AVR συνδυάζει ένα πλήρες σύνολο εντολών με 32 γενικούς καταχωρητές εργασίας. Οι καταχωρητές αυτοί συνδέονται άμεσα στην αριθμητική λογική μονάδα,

επιτρέποντας πρόσβαση σε 2 ανεξάρτητους κατ/τές με μια απλή εντολή διάρκειας ενός παλμού ρολογιού. Κατά συνέπεια, η αρχιτεκτονική λειτουργεί με αποδοτικό κώδικα, έως δεκαπλάσιας απόδοσης από τους συμβατικούς μικροελεγκτές CISC.

Ο ATmega16 παρέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 16K bytes από In-System Programmable Flash Program μνήμη με Read-While-Write δυνατότητα, 512 bytes EEPROM, 1K byte SRAM, 32 γενικές γραμμές εισόδου-εξόδου I/O, 32 γενικούς καταχωρητές εργασίας, μια διεπαφή JTAG για Boundary-scan, υποστήριξη αποσφαλμάτωσης και προγραμματισμού, τρεις εύελικτους μετρητές/χρονιστές με λειτουργία σύγκρισης, εσωτερικές και εξωτερικές διακοπές, σειριακά προγραμματιζόμενη USART, μία σειριακή διεπαφή Two-wire, έναν 8-κάναλο των 10-bit μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό με προαιρετική διαφορική είσοδο, έναν προγραμματιζόμενο χρονιστή επιτήρησης με εσωτερικό ταλαντωτή, μία σειριακή θύρα SPI και 6 τρόπους χαμηλής κατανάλωσης που επιλέγονται μέσω λογισμικού.

Η άεργη κατάσταση (Idle mode) σταματά τη CPU ενώ επιτρέπει τη λειτουργία των USART, διεπαφή Two-wire, μετατροπέα A/D, SRAM, Timer/Counters, θύρα SPI, και συστήματος διακοπών.Η κατάσταση Power-down αποθηκεύει τα περιεχόμενα των κατ/των, αλλά παγώνει τον ταλαντωτή απενεργοποιώντας κάθε άλλη λειτουργία, ωσότου προκύψει εξωτερική διακοπή ή επανατοποθέτηση (Hardware Reset). Σε κατάσταση Power-save, ο ασύγχρονος χρονιστής εξακολουθεί να τρέχει, επιτρέποντας στον χρήστη να διατηρεί μια βάση χρόνου ενώ η υπόλοιπη συσκεύη αδρανεί. Η κατάσταση μείωσης θορύβου ADC σταματά τη CPU και όλες τις I/O εκτός από τον ασύγχρονο χρονιστή και τον ADC, ώστε να ελαχιστοποιήσει το θόρυβο μεταγωγής κατά τις μετατροπές ADC. Σε κατάσταση Standby ο κρύσταλλος ταλαντωτή (crystal/resonator Oscillator) τρέχει ενώ η υπόλοιπη συσκεύη αδρανεί, επιτρέποντας γρήγορες εκκινήσεις με χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Σε Extended Standby κατάσταση, ο κύριος ταλαντωτής και ο ασύγχρονος χρονιστής συνεχίζουν να τρέχουν.

Το On-chip ISP Flash επιτρέπει στην μνήμη προγράμματος να επαναπρογραμματίζεται εντός-συστήματος μέσω της σειριακής διεπαφής SPI, από ένα συμβατικό προγραμματιστή μνήμης είτε από το On-chip Boot πρόγραμμα που τρέχει στον πυρήνα. Το boot πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διεπαφή ώστε να φορτώσει την εκάστοτε εφαρμογή στη μνήμη Application Flash. Το λογισμικό στο τμήμα Boot Flash θα συνεχίσει να τρέχει όσο ενημερώνεται το τμήμα Application Flash, παρέχοντας Read-While-Write λειτουργία. Συνδυάζοντας έναν 8-bit RISC CPU με In-System Self-Programmable Flash, ο Atmel ATmega16 καθίσταται ένας ισχυρός μικροελεγκτής, παρέχοντας εύελικτες και φθηνές λύσεις σε ενσωματωμένες εφαρμογές.

Ο ATmega16 υποστηρίζεται από μια πλήρη σουίτα εργαλείων ανάπτυξης, όπως C compilers, macro assemblers, program debugger/simulators, in-circuit emulators, και evaluation kits.

Περιγραφή ακροδεκτών

Σχήμα 3.1 Ακροδέκτες του μικροελεγκτή atmega16

VCC Ψηφιακή τροφοδοσία τάσης.

GND Γείωση.

Port A (PA7..PA0)  Η Port A λειτουργεί είτε ως αναλογική είσοδος του μετατροπέα A/D είτε  ως θύρα εισόδου-εξόδου διπλής κατεύθυνσης των 8-bit. (Οι ακροδέκτες της θύρας παρέχουν εσωτερικές pull-up αντιστάσεις. Οι buffers εξόδου της Port A έχουν συμμετρικά χαρακτηριστικά οδήγησης με δυνατότητα υψηλής βύθισης τάσης και άντλησης έντασης.

Όταν οι ακροδέκτες PA0..PA7 χρησιμοποιούνται ως είσοδοι και είναι εξωτερικά pulled low, τότε θα αντλήσουν ρεύμα αν οι εσωτερικές pull-up αντιστάσεις είναι ενεργοποιημένες. Οι ακροδέκτες της Port A είναι τριων-κατάστάσεων όταν ενεργοποιείται κατάσταση επανατοποθέτησης, ακόμα και αν το ρολόι δεν τρέχει.)

Port B (PB7..PB0)  Η Port Β λειτουργεί ως θύρα εισόδου-εξόδου διπλής κατεύθυνσης των 8-bit (με κοινά χαρακτηριστικά με την Port A). Επίσης, η Port B εκτελεί κάποιες ιδιαίτερες λειτουργίες του μικροελεγκτή.

Port C (PC7..PC0) Η Port C λειτουργεί ως θύρα εισόδου-εξόδου διπλής κατεύθυνσης των 8-bit (με κοινά χαρακτηριστικά με την Port A). Αν η διεπαφή JTAG είναι ενεργοποιημένη, οι pull-up αντιστάσεις στους ακροδέκτες PC5(TDI), PC3(TMS) and PC2(TCK) θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση επανατοποθέτησης-reset. Επίσης, η Port C εκτελεί κάποιες ιδιαίτερες λειτουργίες του μικροελεγκτή.

Port D (PD7..PD0) Η Port D λειτουργεί ως θύρα εισόδου-εξόδου διπλής κατεύθυνσης των 8-bit (με κοινά χαρακτηριστικά με την Port A). Επίσης, η Port D εκτελεί κάποιες ιδιαίτερες λειτουργίες του μικροελεγκτή.

RESET Έμφάνιση χαμηλού επιπέδου στον ακροδέκτη αυτόν για χρόνο μεγαλύτερο από τον ελάχιστο μήκος παλμού, θα παράγει reset, ακόμα και αν το ρολόι δεν τρέχει.even if the clock is not running. Ελάχιστο μήκος παλμού 2μs.

XTAL1 Είσοδος στον ταλαντωτή-ενισχυτή και στο κύκλωμα εσωτερικού ρολογιού.

XTAL2 Έξοδος από ταλαντωτή-ενισχυτή.

AVCC είναι ο ακροδέκτης τροφοδοσίας τάσης για την Port A και τον μετατροπέα A/D. Πρέπει να συνδέεται εξωτερικώς με τον ακροδέκτη VCC, ακόμη και αν ο ADC δεν χρησιμοποιείται. Αν ο ADC χρησιμοποιείται, πρέπει να συνδεθεί στον VCC μέσω ενός βαθυπερατού φίλτρου.

AREF είναι ο analog reference ακροδέκτης για τον μετατροπέα A/D.

Επιπλέον παραδείγματα σε assembly AVR

Ένα συνδυαστικό πρόβλημα για υλοποίηση της λογικής εξίσωσης

ΕΞΟΔΟΣ=LED4 = ((A * comB) + (comA * B))* (C  * comD),όπου com το συμπλήρωμα  :

.include "m16def.inc"

.def A=r16

.def Acom=r17			; συμπλήρωμα

.def B=r18

.def Bcom=r19

.def C=r20

.def Dcom=r21

.def temp=r22

.cseg

.org 0

rjmp RESET			; χειρισμός επανατοποθέτησης

RESET:

clr temp    			 ; θύρα D ως είσοδος

out DDRD,temp

ser temp	 		 ; θύρα Β ως έξοδος

out DDRB,temp

out PORTB,temp

loop: in temp, PIND      	 	; ανάγνωση ακροδεκτών PORTD

out PORTB,temp

com temp

mov A, temp

mov Acom, temp

com Acom           		 ; αναστροφή A

mov B, temp

mov Bcom, temp

com Bcom            		; αναστροφή B

mov C, temp

mov Dcom, temp

com Dcom          		; αναστροφή D

andi A, 1          		; απομόνωση ενός bit για την τιμή του A

andi Acom, 1        	 	; απομόνωση ενός bit για comA

lsr B               		   	; η είσοδος Β στο bit0

lsr Bcom

lsr C             		   	; η είσοδος C στο bit0

lsr C

lsr Dcom         	  		; η είσοδος D στο bit0

lsr Dcom

lsr Dcom

andi B, 1

andi Bcom, 1

andi C, 1

andi Dcom, 1

and A, Bcom        	 	; A = A * comB

and B, Acom         	  	; B = comA * B

and C, Dcom       	  	; C = C * comD

or A, B             	  	; A = (A * comB) + (comA * B)

and A, C  		  	; A = ((A * comB) + (comA * B))* (C  * comD)

andi A, 1

cpi A,1

breq Led_on

sbi PORTB, 4	  	; σβήσιμο led4

rjmp loop

Led_on: cbi PORTB, 4  	; άναμμα led4

rjmp loop

Υλοποίηση δυο ζαριών (με χρήση χρονιστή0) και απεικόνιση στα leds:

.include "m16def.inc"

.cseg

.org 0

rjmp    RESET

RESET:  ldi r16, 0b00000101 	; (σελίδα 83 του manual) /1024

out TCCR0,r16

ser r16

out DDRB,r16

cbi DDRD,0

sbi PORTD,0

get_t:	rcall sw_input

mipos:	ser r18

out PORTB,r18

rcall delay

rcall delay

rcall delay

rcall delay

rcall delay

in r17,TCNT0

rcall delay

in r20,TCNT0

more:	mov r18,r17

mov r22,r20

compa:	cpi r18,$06

brlo compb

clc

sbci r18,$06

rjmp compa

compb:	cpi r22,$06

brlo enough

clc

sbci r22,$06

rjmp compb

enough: inc r18

inc r22

clc

rol r22

rol r22

rol r22

rol r22

rol r22

or r22,r18

com r22

out PORTB,r22

rjmp get_t

delay:	ldi r16,0b11111100

loophere:  ldi r18,0b10001110

decrement: dec r18

brne decrement

dec r16

brne loophere

ret

sw_input: in r16,PIND

andi r16,0b00000001

brne sw_input

rcall delay

pin_0:	  in r16,PIND

andi r16,0b00000001

breq pin_0

rcall delay

rcall mipos

ret

;θέμα εξετάσεων 2005

;1. Με το πάτημα ενός διακόπτη (ή και περισσότερων) από τα 4

;δεξιότερα switches ανάβει το αντίστοιχο led και όσο είναι πατημένο

;να το περιστρέφει κυκλικά προς τα δεξιά.

;2 αντίστοιχα, πάτημα ενός διακόπτη από τα 4 αριστερότερα να προκαλεί

;αριστερή περιστροφή.

;3.Όταν δεν είναι πατημένο κανένα switch να σβήνουν όλα τα leds.

;4.Τέλος, αν είναι πατημένοι διακόπτες και από τις δύο

;τετράδες να ανάβουν όλα τα leds.

.include "m16def.inc"

.def mp=r16

.def Delay=r17

.def Delay2=r18

.def temp=r21

RESET:ldi	mp,LOW(RAMEND)  ; αρχικοποίηση δείκτη στοίβας

out	SPL,mp

ldi	mp,HIGH(RAMEND)

out	SPH,mp

ldi mp,0x00

out DDRD,mp

ldi mp,0xFF

out DDRB,mp

out PORTB,mp

Tag1:	in mp,PIND

out PORTB,mp

rcall DELAY

LOOP1:

sbis PIND,0x00

rjmp RIGHT

sbis PIND,0x01

rjmp RIGHT

sbis PIND,0x02

rjmp RIGHT

sbis PIND,0x03

rjmp RIGHT

rjmp CONTT

RIGHT:ror mp

out PORTB,mp

in temp,PIND

sbis PIND,0x04

rjmp ALL

sbis PIND,0x05

rjmp ALL

sbis PIND,0x06

rjmp ALL

sbis PIND,0x07

rjmp ALL

rcall DELAY

rjmp LOOP1

CONTT:in mp,PIND

out portB,mp

rcall DELAY

LEFT_CHECK:

sbis PIND,0x04

rjmp LEFT

sbis PIND,0x05

rjmp LEFT

sbis PIND,0x06

rjmp LEFT

sbis PIND,0x07

rjmp LEFT

rjmp TELOS

LEFT:	rol mp

out PORTB,mp

in temp,PIND

sbis PIND,0x00

rjmp ALL

sbis PIND,0x01

rjmp ALL

sbis PIND,0x02

rjmp ALL

sbis PIND,0x03

rjmp ALL

rcall DELAY

rjmp LEFT_CHECK

ALL:

ldi mp,0x00H

out PORTB,mp

rcall DELAY

rjmp Tag1

TELOS:rjmp Tag1

DELAY:

d1:  dec Delay2

brne d1

dec Delay

brne d1

ret

# 3.2 Ο Πίνακας χαρακτήρων ASCII και οι βασικοί τύποι αρίθμησης

## Βασικοί τύποι αριθμών

Τα βασικά συστήματα αριθμών είναι:

- Δεκαδικό: Έχει βάση το δέκα και έχει ως σύμβολα τα ψηφία 0-9. Σε μορφή ASCII κάθε κωδικοποιημένο byte αναπαριστά ένα δεκαδικό ψηφίο. Δηλαδή τα δεκαδικά ψηφία σε κώδικα ASCII αντιστοιχούν σε δεκαδική τιμή 48-57.

- BCD (Binary Coded Decimal): Κάθε δεκαδικό ψηφίο (0-9) αναπαρίσταται από το ισοδύναμο 4-bit δυαδικό αριθμό. Δηλαδή κάθε δεκαδικό ψηφίο αντιστοιχεί σε μια λέξη των τεσσάρων bits.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 |

- Δυαδικοί αριθμοί: Έχει βάση το δύο και έχει ως σύμβολα τα ψηφία 0,1. Κάθε δυαδικό ψηφίο (bit) ισοδυναμεί με μια δύναμη του 2. Διαβάζοντας από το λιγότερο σημαντικό ψηφίο (LSB-least significant bit) και προχωρώντας προς το πιο σημαντικό ψηφίο (ΜSB-most significant bit) , ο δυαδικός 1101 ισούται με     1101 =1*(2 ^ 0) + 0*(2 ^ 1) + 1*(2 ^ 2) + 1*(2 ^ 3)=13. Οι δυαδικοί αριθμοί χειρίζονται σε πακέτα των 8 bits (γνωστά ως bytes) ή των 16 (γνωστά ως words).

- Δεκαεξαδικοί αριθμοί(Hex): Έχει βάση το 16 και έχει ως σύμβολα τα ψηφία 0-9 και A,B,C,D,E,F. Οι δεκαεξαδικοί αριθμοί είναι σε πακέτα των 4  bits. Τέσσερα bits απαιτούνται για να αναπαραστήσουν τα δεκαέξι διαφορετικά ψηφία.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |

Τα δεκαεξαδικά ψηφία σε κώδικα ASCII αντιστοιχούν σε δεκαδική τιμή 48-57 και 65-70.

## Πολλαπλασιασμός δυαδικών

Τα βήματα του πολλαπλασιασμού δυο 8-bit δυαδικών αριθμών με αποτέλεσμα ένα 16-bit αριθμό είναι:

1.Ο πρώτος πολλαπλασιαστέος δυαδικός ολισθαίνει δεξιά προς το bit κρατουμένου. Αν αυτό είναι 1, τότε ο δυαδικός προστίθεται στο αποτέλεσμα, ενώ αν είναι 0 δεν προστίθεται.

2. Ο άλλος δυαδικός ολισθαίνει αριστερά (πράξη που ισοδυναμεί σε πολλαπλασιασμό x2), με τοποθέτηση 0 στην τελευταία θέση.

3. Αν ο πρώτος πολλαπλασιαστέος δυαδικός δεν είναι 0, τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Διαφορετικά η πράξη ολοκληρώθηκε.

; πολλαπλασιασμός δυο 8-bit δυαδικών αριθμών με αποτέλεσμα ένα 16-bit αριθμό

.NOLIST

.INCLUDE "m16def.inc"

.LIST

; ονόματα κατ/των

.DEF mul1 = R1 		; πρώτος πολλαπλασιαστέος δυαδικός (8 Bit)

.DEF mul2 = R3 		; πρώτος πολλαπλασιαστέος δυαδικός (8 Bit)

.DEF mulh = R4

.DEF resu_l = R5 	; αποτέλεσμα LSB (16 Bit)

.DEF resu_h = R6 	; αποτέλεσμα MSB

.DEF temp = R18

.CSEG

.ORG 0000

rjmp START

START:

ldi temp,0x1Β 	; επιλογή δυαδικού 0001.1011

mov mul1,temp 	; και αποθήκευση σε κατ/τη

ldi temp,0xA3 	; επιλογή δυαδικού 1010.0011

mov mul2,temp 	; και αποθήκευση σε κατ/τη

MULT8: 			; μηδενισμός αρχικών τιμών κατ/των

clr mulh ;

clr resu_l ;

clr resu_h

; βρόγχος πολλαπλασιασμού

MULT_BIN8a: 	 	; βήμα 1: (καθαρισμός κρατουμένου και ολίσθηση δεξιά)

clc

ror mul2

; βήμα 2: (άλμα για παράκαμψη πρόσθεσης αν το 0 έχει ολισθήσει στο

; bit κρατουμένου)

brcc MULT_BIN8b

; βήμα 3: (πρόσθεση LSB του mul1 στον κατ/τη resu_l και MSB με

; κρατούμενο στον resu_h)

add resu_l,mul1

adc resu_h,mulh

MULT_BIN8b:

; βήμα 4: πολλαπλασιασμός mulh:mul1 με το 2 (16 bits, αριστερή

; ολίσθηση)

clc

rol mul1 		 ; αριστερή ολίσθηση LSB (x2)

rol mulh		 ; αριστερή ολίσθηση κρατουμένου στο MSB και MSB 1 θέση αριστερά

; βήμα 5: (έλεγχος αν υπάρχουν ακόμη μονάδες στο δυαδικό. Αν ναι,

; συνέχισε πολλ/σμούς )

tst mul2 		 ; όλα τα  bits μηδέν?

brne MULT_BIN8a  ; αν όχι, συνέχισε πολλ/σμούς

; τέλος πολλαπλασιασμού, αποτέλεσμα στους resu_h:resu_l

stop: 	rjmp stop

Σε περίπτωση που ο μικροελεγκτής υποστηρίζει τις εντολές πολλαπλασιασμού (MUL, MULS, MULSU, FMUL, FMULS, FMULSU) η προηγούμενη διαδικασία απλοποιείται.

## Διαίρεση δυαδικών

Η διαίρεση ενός 16-bit δυαδικού αριθμού με ένα 8-bit δυαδικό αριθμό στηρίζεται σε διαδοχικές αφαιρέσεις και διαρκεί 60 μsec λειτουργίας επεξεργαστή. Τα βήματα της διαίρεσης είναι:

- ορισμός και αποθήκευση τιμών κατ/των

- θέσιμο κατ/τή αποτελέσματος ίσος με τη μονάδα ,διότι χρησιμοποιείται και για την μέτρηση των 16 βημάτων της διαίρεσης.( Έτσι μετά από 16 ολισθήσεις η μονάδα ολισθαίνει στη θέση κρατουμένου και η διαδικασία σταματά.)

- ο 16-bit δυαδικός (div1_h:div1_l) ολισθαίνει στον temp (x2), αν το 1 ολισθαίνει έξω από τον temp, εκτελείται άλμα στη διαδικασία αφαίρεσης

- ακολουθεί σύγκριση του προσωρινού κατ/τη με τον 8-bit δυαδικό στον div2. Αν ο div2 είναι μικρότερος τότε αφαιρείται και το κρατούμενο τίθεται, ενώ αν ο div2 είναι μεγαλύτερος δεν εκτελείται αφαίρεση και το κρατούμενο μηδενίζεται.

; διαίρεση 16-bit δυαδικού από 8-bit δυαδικό επιλογή διαιρετέου: 0x202, διαιρέτη: 0x0Α

.INCLUDE "m16def.inc"

; βήμα1

.DEF div1_l = R0  	; LSB του 16-bit διαιρετέου

.DEF div1_h = R1 	; MSB του 16-bit διαιρετέου

.DEF temp = R2 		; προσωρινός κατ/της

.DEF div2 = R3   		; 8-bit διαιρέτης

.DEF resu_l = R4    	; LSB αποτέλεσμα

.DEF resu_h = R5   	; MSB αποτέλεσμα

.DEF reg = R16

.CSEG

.ORG 0

rjmp arxh

arxh: 	 	 	; φόρτωση διαιρετέου & διαιρέτη σε κατ/τες

ldi reg,0x02  	; 0x202 ως διαιρετέος

mov div1_h,reg

mov div1_l,reg

ldi reg,0xA  	; 0xΑ ως διαιρέτης

mov div2,reg

; Διαίρεση div1_h:div1_l από div2

; βήμα2

divis8:

clr temp 		; μηδενισμός προσωρινού κατ/τη

clr resu_h

clr resu_l

inc resu_l  		; θέσιμο κατ/τή αποτελέσματος ίσος με τη μονάδα

; βρόγχος διαίρεσης

; βήμα 3

divis8a:

clc

rol div1_l

rol div1_h

rol temp

brcs divis8b

cp temp,div2 	 ; αποτέλεσμα διαίρεσης 1 ή 0?

brcs divis8c  	 ; αν 1 (temp μικρότερο div2) άλμα στη αφαίρεση

;βήμα 4

divis8b:

sub temp,div2 	 ; αφαίρεση διαιρέτη

sec  			   ; θέσιμο κρατουμένου, αποτέλεσμα 1

rjmp divis8d

divis8c:

clc  			   ; μηδενισμός κρατουμένου, αποτέλεσμα 0

divis8d:

rol resu_l 	  ; ολίσθηση κρατουμένου

rol resu_h

brcc divis8a           ; έλεγχος ωσότου φτάσει η μονάδα στη θέση κρατουμένου

end:	rjmp end

Μετατροπές βασικών αριθμητικών τύπων

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις ρουτίνες μετατροπής μεταξύ των βασικών αριθμητικών τύπων, την είσοδο του χαρακτήρα προς μετατροπή, την λειτουργία, τον κατ/τη εξόδου αποτελέσματος και τις περιπτώσεις σφάλματος. Να υπενθυμίσουμε τις επόμενες αναπαραστάσεις:

Π.χ. 64   ; δεκαδική τιμή

‘64’  ; δεκαδικός κωδικοποιημένος κατά ASCII. Για την αποθήκευση του αριθμού     απαιτούνται 2 bytes(‘6’,’4’)

0b1000000 ; δυαδική τιμή

0x40 ; δεκαεξαδική τιμή

Πίνακας 3.1  Ρουτίνες μετατροπής

| Ρουτίνες | είσοδος | Λειτουργία | έξοδος | σφάλμα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AscToBin2 | Ζ δείχνει στον 1Ο χαρακτήρα ASCII | Αγνοεί μηδενικά, κενά. Σταματά σε μη- δεκαδικό | 16-bit δυαδικός στον Bin_reg1H:L | υπερχείλιση |
| Asc5ToBin2 | >> | Απαιτεί 5 έγκυρα ψηφία. Αγνοεί μηδενικά, κενά. | >> | υπερχείλιση, μη-δεκαδικό |
| Bcd5ToBin2 | 5φήφιο BCD, Ζ δείχνει στο 1Ο ψηφίο | Απαιτεί 5 έγκυρα ψηφία. | >> | υπερχείλιση , μη-BCD |
| Bin2ToBcd5 | 16-bit δυαδικός στο ζεύγος Bin_reg1H:L | Ζ δείχνει στο πρώτο BCD ψηφίο | 5φήφιο BCD, Ζ δείχνει στο 1Ο | - |
| Bin2ToHex4 | >> | Ζ δείχνει στο πρώτο δεκαεξ/κό ASCII ψηφίο (Α..F) | 4ψήφιο δεκαεξ/κός, Ζ δείχνει στον 1Ο χαρακτήρα | - |
| Hex4ToBin2 | 4ψήφιο δεκαεξ/κός, Ζ δείχνει στον 1Ο χαρακτήρα | Ζ δείχνει στο πρώτο δεκαεξ/κό ASCII ψηφίο, απαιτεί 4 ψηφία, (a..f ή Α..F) | 16-bit δυαδικός στον Bin_reg1H:L | Μη έγκυρο δεκαεξ/κό ψηφίο |

- Ρουτίνα: AscToBin2

Μετατροπή ενός ASCII κωδικοποιημένου αριθμού σε δυαδικό των 2 byte.

; Μετατροπή ενός ASCII κωδικοποιημένου αριθμού σε δυαδικό των 2 byte.

; είσοδος: Ζ δείχνει στον 1ο χαρακτήρα ASCII, μετατροπή σταματά όταν ανιχνευτεί το πρώτο

; ψηφίο ή σε υπερχείλιση

; έξοδος: αν το αποτέλεσμα είναι έγκυρο, βρίσκεται στους κατ/τες Bin_reg1H:Bin_reg1L και η

; σημαία Τ μηδενίζεται. Διαφορετικά, ο Z δείχνει στο 1ο μη έγκυρο ψηφίο ή στο ψηφίο όπου

; υπερχείλιση

; κατ/τες: Bin_reg1H:L (αποτέλεσμα), Bin_reg2H:L, temp

; καλούμενες υπορουτίνες: Bin1Mul10

.NOLIST

.INCLUDE "m16def.inc"

.LIST

.DEF Bin_reg1L=R3		; δηλώσεις κατ/των

.DEF Bin_reg1H=R4

.DEF Bin_reg2L=R5

.DEF Bin_reg2H=R6

.DEF temp=R26

.DEF  reg = R16 ;

rjmp	main

main:					; κυρίως πρόγραμμα

ldi	reg,LOW(RAMEND)	;αρχικοποίηση στοίβας

out	SPL,reg

ldi	reg,HIGH(RAMEND)

out	SPH,reg

; έστω η δεκαεξαδική τιμή 0X37 που αντιστοιχεί στο ASCII '7'

LDI R27,0x37

STS 0x0060,R27 			; αποθήκευση στη μνήμη δεδομένων

LDI ZH,HIGH(2*0060)   	; φόρτωση κατ/τη δείκτη Ζ με περιεχόμενα θέσης μνήμης(0060)

LDI ZL,LOW(2*0060)

LPM

;ρουτίνα

AscToBin2:

clr Bin_reg1H 		; μηδενισμός αποτελέσματος

clr Bin_reg1L

clt				; μηδενισμός σημαίας-λάθους Τ

AscToBin2a:

ld temp,Z+ 		; αγνοούμε προηγούμενα κενά & μηδενικά

cpi temp,' ' 		; σύγκριση με κενό

breq AscToBin2a

cpi temp,'0' 		; σύγκριση με μηδέν

breq AscToBin2a

AscToBin2b:

subi temp,'0' 		; αφαίρεση ASCII τιμής του 0

brcs AscToBin2d		; έλεγχος αν πρόκειται για τιμή μεταξύ 0-10

cpi temp,10

brcc AscToBin2d

rcall Bin1Mul10 		; πολλ/σμός δυαδικού αριθμού με 10

brts AscToBin2c 		; υπερχείλιση, επιστροφή με σημαία Τ=1

add Bin_reg1L,temp	; προσθήκη ψηφίου στον δυαδικό

ld temp,Z+ 		; ανάγνωση επόμενου χαρακτήρα

brcc AscToBin2b     	; έλεγχος υπερχείλισης στο MSB του δυαδικού ,αν όχι άλμα

inc Bin_reg1H 		; αλλιώς Τ=1. υπερχείλιση στο MSB του δυαδικού

brne AscToBin2b		; όχι

set

AscToBin2c:

sbiw ZL,1 			; ένα χαρακτήρα πίσω διότι τελευταίος χαρακτήρας

; άκυρος/τέλος

AscToBin2d:

ret

;υπορουτίνα

; Bin1Mul10

; =========

; πολλαπλασιασμός ενός 16-bit δυαδικού με 10 (χωρίς την χρήση της MUL, FMUL, κλπ)

; η υπορουτίνα αυτή καλείται από τις: AscToBin2, Asc5ToBin2, Bcd5ToBin2

; είσοδος: 16-bit δυαδικός στον Bin_reg1H:L

; έξοδος: σημαία T=1: υπερχείλιση λόγω μεγάλου αριθμού

;   T=0: έγκυρο αποτέλεσμα, 16-bit δυαδικός στον Bin_reg1H:L

;

Bin1Mul10:

push Bin_reg2H 	 		; αποθήκευση δεύτερου 16-bit δυαδικού

push Bin_reg2L

mov Bin_reg2H,Bin_reg1H  	; αντιγραφή

mov Bin_reg2L,Bin_reg1L

add Bin_reg1L,Bin_reg1L  	; πολλ/σμός επί 2

adc Bin_reg1H,Bin_reg1H

brcs Bin1Mul10b 			; υπερχείλιση, έξοδος

Bin1Mul10a:

add Bin_reg1L,Bin_reg1L 	; πάλι πολλ/σμός επί 2 (4*αριθμό)

adc Bin_reg1H,Bin_reg1H

brcs Bin1Mul10b 			; υπερχείλιση, έξοδος

add Bin_reg1L,Bin_reg2L	; προσθήκη αντιγραμμένου αριθμού (5* αριθμό)

adc Bin_reg1H,Bin_reg2H

brcs Bin1Mul10b 			; υπερχείλιση, έξοδος

add Bin_reg1L,Bin_reg1L	; πάλι πολλ/σμός επί 2 (10* αριθμό)

adc Bin_reg1H,Bin_reg1H

brcc Bin1Mul10c 			; καμία υπερχείλιση, δεν τίθεται η σημαία T

Bin1Mul10b:

set 					; υπερχείλιση κατά τη διάρκεια του πολλ/σμού

Bin1Mul10c:

pop Bin_reg2L			; ανάκτηση δεύτερου 16-bit δυαδικού

pop Bin_reg2H

ret

- Ρουτίνα: Asc5ToBin2

Μετατροπή ενός 5ψήφιου ASCII κωδικοποιημένου αριθμού σε δυαδικό των 2 byte.

; Μετατροπή ενός 5ψήφιου ASCII κωδικοποιημένου αριθμού σε 16-bit δυαδικό.

; είσοδος: Ζ δείχνει στο 1ο δεκαδικό ψηφίο ASCII, απαιτούνται ακριβώς 5 ψηφία,

; αγνοούνται κενά & μηδενικά

; αποτέλεσμα: σημαία Τ=1 :σφάλμα ,Ζ δείχνει στον 1ο λάθος χαρακτήρα ή στο ψηφίο

;   όπου έγινε υπερχείλιση

;   T=0: έγκυρο αποτέλεσμα στο ζεύγος Bin_reg1H:Bin_reg1L, Ζ δείχνει στον 1ο ψηφίο του

;   δεκαεξαδικού αριθμού ASCII

; κατ/τες: Bin_reg1H:L (αποτέλεσμα), Bin_reg2H:L, R0, temp

; καλούμενες υπορουτίνες: Bin1Mul10

Asc5ToBin2:

push R0 	 	; ο R0 χρησιμοποιείται ως μετρητής μέχρι 5 ψηφίων

ldi temp,6

mov R0,temp

clr Bin_reg1H 		; μηδενισμός αποτελέσματος

clr Bin_reg1L

clt 			; μηδενισμός σημαίας Τ

Asc5ToBin2a:

dec R0 	 		; έλεγχος αν διαβάστηκαν όλοι οι χαρακτήρες

breq Asc5ToBin2d 	; τελευταίος χαρακτήρας ,άλμα

ld temp,Z+ 		; ανάγνωση ενός χαρακτήρα

cpi temp,' ' 		; αγνοούνται κενά

breq Asc5ToBin2a

cpi temp,'0' 		; αγνοούνται μηδενικά

breq Asc5ToBin2a

Asc5ToBin2b:

subi temp,'0' 		; αφαίρεση ASCII τιμής του 0

brcs Asc5ToBin2e	; έλεγχος αν πρόκειται για τιμή μεταξύ 0-10, ψηφίο <0

cpi temp,10		; ψηφίο > 9

brcc Asc5ToBin2e 	; άκυρος τελευταίος χαρακτήρας, άλμα

rcall Bin1Mul10 	; πολλ/σμός αποτελέσματος με 10

brts Asc5ToBin2e 	; άλμα υπερχείλισης

add Bin_reg1L,temp 	; προσθήκη ψηφίου στον δυαδικό

ld temp,z+

brcc Asc5ToBin2c 	; έλεγχος υπερχείλισης στο MSB του δυαδικού ,αν όχι άλμα

inc Bin_reg1H

breq Asc5ToBin2e 	; άλμα υπερχείλισης του MSB

Asc5ToBin2c:

dec R0 			; μέτρηση προς τα κάτω των ψηφίων

brne Asc5ToBin2b 	; μετατροπή επόμενου χαρακτήρα

Asc5ToBin2d: 			; έφτασε το τέλος του ASCII αριθμού

sbiw ZL,5 		; ανάκτηση αρχικής θέσης του ASCII αριθμού

pop R0 			; ανάκτηση κατ/τη R0

ret

Asc5ToBin2e: 			; άκυρος ο τελευταίος χαρακτήρας

sbiw ZL,1		; δείχνει στον μη έγκυρο χαρακτήρα

pop R0 			; ανάκτηση κατ/τη R0

set 			; θέσιμο σημαίας-λάθους T και επιστροφή

ret

- Ρουτίνα: Bcd5ToBin2

Μετατροπή ενός 5-bit BCD σε 16-bit δυαδικό

; Μετατροπή ενός 5ψήφιου BCD σε 16-bit δυαδικό.

; είσοδος: Ζ δείχνει στο πιο σημαντικό ψηφίο του BCD

; αποτέλεσμα: σημαία Τ=1 :σφάλμα ,o BCD αριθμός είναι πολύ μεγάλος (Ζ δείχνει στο

;  ψηφίο όπου έγινε υπερχείλιση) ή εσφαλμένος BCD αριθμός (Ζ δείχνει στο 1ο μη-BCD

; ψηφίο)

;   T=0: έγκυρο αποτέλεσμα στο ζεύγος Bin_reg1H:Bin_reg1L, Ζ δείχνει στο 1ο ψηφίο του

;   BCD αριθμού

; κατ/τες: Bin_reg1H:L (αποτέλεσμα), Bin_reg2H:L, R0, temp

; καλούμενες υπορουτίνες: Bin1Mul10

Bcd5ToBin2:

push R0 		; ο R0 χρησιμοποιείται ως μετρητής μέχρι 5 ψηφίων

ldi temp,5

mov R0,temp

clr Bin_reg1H 	; μηδενισμός αποτελέσματος

clr Bin_reg1L

clt 			; μηδενισμός σημαίας Τ

Bcd5ToBin2a:

ld temp,Z+ 		; ανάγνωση BCD ψηφίου

cpi temp,10 		; είναι έγκυρο?

brcc Bcd5ToBin2c 	; άκυρος BCD

rcall Bin1Mul10 	; πολλ/σμός αποτελέσματος με 10

brts Bcd5ToBin2c 	; άλμα υπερχείλισης

add Bin_reg1L,temp 	; προσθήκη ψηφίου

brcc Bcd5ToBin2b 	; έλεγχος υπερχείλισης στο MSB του δυαδικού ,αν όχι άλμα	inc Bin_reg1H 		; υπερχείλιση : MSB

breq Bcd5ToBin2c

Bcd5ToBin2b:

dec R0			; μέτρηση προς τα κάτω των ψηφίων

brne Bcd5ToBin2a 	; ελέγχτηκαν όλα?

pop R0 		; ανάκτηση κατ/τη R0

sbiw ZL,5		; ανάκτηση αρχικής θέσης του BCD αριθμού

ret

Bcd5ToBin2c:

sbiw ZL,1		; δείχνει στον μη έγκυρο χαρακτήρα

pop R0 		; ανάκτηση κατ/τη R0

set 			; θέσιμο σημαίας-λάθους T και επιστροφή

ret

- Ρουτίνες: Bin2ToAsc5 & Bin2ToBcd5

Μετατροπή ενός 16-bit δυαδικού σε 5ψήφιο ΑSCII κωδικοποιημένου δεκαδικού

; ρουτίνα Bin2ToAsc5

; Μετατροπή ενός 16-bit δυαδικού σε 5ψήφιο ΑSCII κωδικοποιημένου δεκαδικού

; Είσοδος: 16-bit δυαδικός εντός Bin_reg1H:L

; έξοδος: Z δείχνει στην αρχή του ASCII, προηγούμενα μηδενικά αντικαθίστανται από κενά

; κατ/τες:: Bin_reg1H:L (αμετάβλητος),Bin_reg2H:L , temp

; καλούμενες υπορουτίνες: Bin2ToBcd5

Bin2ToAsc5:

rcall Bin2ToBcd5 	; μετατροπή δυαδικού σε BCD

ldi temp,4 		; μετρητής 4 ψηφίων

mov Bin_reg2L,temp

Bin2ToAsc5a:

ld temp,z		; ανάγνωση BCD

tst temp		; έλεγχος αν προηγείται μηδενικό

brne Bin2ToAsc5b 		; όχι, βρέθηκε ψηφίο >0

ldi temp,' ' 		; αντικατάσταση με κενό

st z+,temp 		; αποθήκευση, επόμενη θέση

dec Bin_reg2L 		; μείωση μετρητή

brne Bin2ToAsc5a 	; επιπλέον κενά

ld temp,z 		; ανάγνωση τελευταίου BCD

Bin2ToAsc5b:

inc Bin_reg2L 		; ένας ακόμη χαρακτήρας

Bin2ToAsc5c:

subi temp,-'0' 	; προσθήκη ASCII-0

st z+,temp 		; αποθήκευση, επόμενη θέση

ld temp,z 		; ανάγνωση επομένου χαρακτήρα

dec Bin_reg2L		; έλεγχος αν υπάρχουν άλλοι χαρακτήρες

brne Bin2ToAsc5c

sbiw ZL,5 		; δείκτης στην αρχή του BCD

ret

; ρουτίνα Bin2ToAsc

; Μετατροπή ενός 16-bit δυαδικού σε 5ψήφιο ΑSCII κωδικοποιημένο δεκαδικό

; χωρίς προηγούμενα κενά, επιστρέφει αριθμό ψηφίων

; Είσοδος: 16-bit δυαδικός εντός Bin_reg1H:L, Ζ δείχνει στο 1ο ψηφίο ASCII

; έξοδος: Z δείχνει στην αρχή του δεκαδικού ASCII, προηγούμενα μηδενικά αντικαθίστανται

; από κενά

; κατ/τες:: Bin_reg1H:L (αμετάβλητος),Bin_reg2H(μεταβάλλεται), Bin_reg2L(αποτέλεσμα, αριθμό

; ψηφίων) , temp

; καλούμενες υπορουτίνες: Bin2ToBcd5, Bin2ToAsc5

Bin2ToAsc:

rcall Bin2ToAsc5 	; μετατροπή δυαδικού σε ASCII

ldi temp,6 ; μετρητής=6

mov Bin_reg2L,temp

Bin2ToAsca:

dec Bin_reg2L 		; μείωση μετρητή

ld temp,z+ 		; ανάγνωση χαρακτήρα και αύξηση δείκτη

cpi temp,' ' 		; έλεγχος για κενό?

breq Bin2ToAsca

sbiw ZL,1 		; ένα χαρακτήρα πίσω

ret

; υπορουτίνα Bin2ToBcd5

; Μετατροπή ενός 16-bit δυαδικού σε 5ψήφιο BCD

;  Είσοδος: 16-bit δυαδικός εντός Bin_reg1H:L, Ζ δείχνει στο 1ο ψηφίο που πάει το αποτέλεσμα

; έξοδος: 5ψήφιο BCD, Z δείχνει στο 1ο ψηφίο BCD

;  κατ/τες: Bin_reg1H:L (αμετάβλητος), Bin_reg2H(μεταβάλλεται), temp

; καλούμενες υπορουτίνες: Bin2ToDigit

Bin2ToBcd5:

push Bin_reg1H 	; σώσιμο αριθμού

push Bin_reg1L

ldi temp,HIGH(10000); υπολογισμός του ψηφίου των

mov Bin_reg2H,temp     ; δεκάδων χιλιάδων(δηλ. 5ου ψηφίου)

ldi temp,LOW(10000)

mov Bin_reg2L,temp

rcall Bin2ToDigit	 ; υπολογισμός ψηφίου χιλιάδων

ldi temp,HIGH(1000)

mov Bin_reg2H,temp

ldi temp,LOW(1000)

mov Bin_reg2L,temp

rcall Bin2ToDigit 	; υπολογισμός ψηφίου εκατοντάδων

ldi temp,HIGH(100)

mov Bin_reg2H,temp

ldi temp,LOW(100)

mov Bin_reg2L,temp

rcall Bin2ToDigit 	; υπολογισμός ψηφίου δεκάδων

ldi temp,HIGH(10)

mov Bin_reg2H,temp

ldi temp,LOW(10)

mov Bin_reg2L,temp

rcall Bin2ToDigit 	; υπολογισμός ψηφίου μονάδων

st z,Bin_reg1L

sbiw ZL,4 		; θέτουμε δείκτη στο 1ο ψηφίο BCD

pop Bin_reg1L 		; ανάκτηση αρχικού δυαδικού

pop Bin_reg1H

ret

; υπορουτίνα Bin2ToDigit

; σχηματίζει ένα δεκαδικό ψηφίο μέσω διαδοχικών αφαιρέσεων από έναν δεκαδικό

; (σε μορφή δυαδικού)

; καλείται από τις ρουτίνες: Bin2ToBcd5, Bin2ToAsc5, Bin2ToAsc

; είσοδος: 16-bit δυαδικός εντός Bin_reg1H:L, δεκαδικός σε μορφή δυαδικού Bin_reg2H:L,

;   Z δείχνει στο τρέχον ψηφίο BCD

; έξοδος: αποτέλεσμα στον Z,και αύξηση Z

; κατ/τες: Bin_reg1H:L (φέρει το αποτέλεσμα της διαφοράς), Bin_reg2H:L (αμετάβλητος), temp

; καλούμενες υπορουτίνες: -

Bin2ToDigit:

clr temp ; μηδενισμός μετρητή ψηφίων

Bin2ToDigita:

cp Bin_reg1H,Bin_reg2H 	; σύγκριση με ισοδύναμο δεκαδικό

brcs Bin2ToDigitc 		; MSB μικρότερο από δεκαδικό

brne Bin2ToDigitb		; MSB μεγαλύτερο από δεκαδικό

cp Bin_reg1L,Bin_reg2L 	; LSB μεγαλύτερο ή ίσο με δεκαδικό

brcs Bin2ToDigitc 		; LSB μικρότερο από δεκαδικό

Bin2ToDigitb:

sub Bin_reg1L,Bin_reg2L 	; αφαίρεση ισοδύναμου LSB δεκαδικού

sbc Bin_reg1H,Bin_reg2H 	; αφαίρεση ισοδύναμου MSB δεκαδικού

inc temp           			; αύξηση μετρητή ψηφίων

rjmp Bin2ToDigita

Bin2ToDigitc:

st z+,temp 			; αποθήκευση ψηφίου και αύξηση δείκτη

ret

- Ρουτίνα: Bin2ToHex4

Μετατροπή 16-bit δυαδικού σε δεκαεξαδικό (ASCII)

; Bin2ToHex4

; Μετατροπή 16-bit δυαδικού σε δεκαεξαδικό (ASCII,κεφαλαία A..F)

; είσοδος: 16-bit δυαδικός εντός Bin_reg1H:L, Z δείχνει στη 1η θέση των τεσσάρων

;  χαρακτήρων Hex-ASCII

; έξοδος: Z δείχνει στη 1ο ψηφίο των τεσσάρων χαρακτήρων Hex-ASCII,

;    ASCII ψηφία A..F με κεφαλαία γράμματα

; κατ/τες: Bin_reg1H:L (αμετάβλητος), temp

; καλούμενες υπορουτίνες: Bin1ToHex2, Bin1ToHex1

Bin2ToHex4:

mov temp,Bin_reg1H  	; φόρτωση MSB

rcall Bin1ToHex2 	; μετατροπή byte

mov temp,Bin_reg1L

rcall Bin1ToHex2

sbiw ZL,4 		; θέτουμε το Z στην αρχική θέση

ret

;η υπορουτίνα Bin1ToHex2 μετατρέπει έναν 8-bit δυαδικό σε δεκαεξαδικό

Bin1ToHex2:

push temp 		; σώσιμο byte

swap temp 		; εναλλαγή των τμημάτων  high και low ενός byte

rcall Bin1ToHex1

pop temp

Bin1ToHex1:

andi temp,$0F 		; εφαρμογή μάσκας στα 4 άνω bits

subi temp,-'0' 	; προσθήκη 0 για μετατροπή σε ASCII

cpi temp,'9'+1 	; A..F?

brcs Bin1ToHex1a

subi temp,-7 		; προσθήκη 7 για τα A..F

Bin1ToHex1a:

st z+,temp 		; αποθήκευση

ret

- Ρουτίνα: Hex4ToBin2

Μετατροπή 4ψήφιου δεκαεξαδικού (ASCII) σε 16-bit δυαδικού

; ρουτίνα Hex4ToBin2

; Μετατροπή 4ψήφιου δεκαεξαδικού (ASCII) σε 16-bit δυαδικού

; είσοδος: Z δείχνει στο 1ο  ψηφίο του δεκαεξαδικού (ASCII-κωδικοποιημένου) αριθμού

; έξοδος: σημαία T=1: εμφάνιση εσφαλμένου χαρακτήρα, ο Ζ δείχνει στο 1ο

;     ψηφίο του μη-δεκαεξαδικού (ASCII) αριθμού

;     σημαία T=0: ο κατ/της Bin_reg1H:L φέρει το 16-bit δυαδικό αποτέλεσμα, ο Z δείχνει στο 1ο

;     ψηφίο του δεκαεξαδικού (ASCII) αριθμού

; κατ/τες: Bin_reg1H:L (αποτέλεσμα), R0, temp

; καλούμενες υπορουτίνες: Hex1ToBin1, Hex2ToBin1

Hex4ToBin2:

clt   				; μηδενισμός σημαίας λάθους

rcall Hex2ToBin1  	; μετατροπή 2 ψηφίων hex σε Byte

brts Hex4ToBin2a 	; σφάλμα, επιστροφή

mov Bin_reg1H,temp   	; μεταφορά του Byte στο MSB αποτέλεσμα

rcall Hex2ToBin1  	; μετατροπή των 2 επόμενων ψηφίων

brts Hex4ToBin2a 	; σφάλμα, επιστροφή

mov Bin_reg1L,temp   	; μεταφορά του Byte στο MSB αποτέλεσμα

sbiw ZL,4 			; σωστό αποτέλεσμα, δείκτης στην αρχική θέση

Hex4ToBin2a:ret

;υπορουτίνα Hex2ToBin1 μετατρέπει έναν 2ψήφιο δεκαεξαδικό (ASCII) bit σε 8-bit δυαδικό

Hex2ToBin1:push R0 ; σώσιμο κατ/τη

rcall Hex1ToBin1 	; ανάγνωση επομένου χαρακτήρα

brts Hex2ToBin1a 	; σφάλμα

swap temp		; εναλλαγή των τμημάτων  high και low ενός byte

mov R0,temp

rcall Hex1ToBin1 	; ανάγνωση επόμενου χαρακτήρα

brts Hex2ToBin1a 	; σφάλμα

or temp,R0 		; ένωση των 2 τμημάτων

Hex2ToBin1a:pop R0

ret

; υπορουτίνα Hex1ToBin1 διαβάζει έναν χαρακτήρα και τον μετατρέπει σε δυαδικό

Hex1ToBin1:ld temp,z+ 	; ανάγνωση χαρακτήρα

subi temp,'0' 		; μετατροπή ASCII σε binary

brcs Hex1ToBin1b 	; σφάλμα στον χαρακτήρα

cpi temp,10 ; A..F

brcs Hex1ToBin1c 	; εκτός A..F

cpi temp,$30 		; μικρά γράμματα? Αν όχι, άλμα

brcs Hex1ToBin1a

subi temp,$20 		; αν ναι, μετατροπή μικρών σε κεφαλαίων

Hex1ToBin1a:

subi temp,7 		; A..F

cpi temp,10 		; εντός A..F?

brcs Hex1ToBin1b 	; σφάλμα, χαρακτήρας μικρότερος από A

cpi temp,16 		; μεγαλύτερος από F?

brcs Hex1ToBin1c 	; όχι, επιστροφή

Hex1ToBin1b:			; σφάλμα

sbiw ZL,1 		; μία θέση πίσω

set 			; θέσιμο σημαίας

Hex1ToBin1c:	ret

Ο πίνακας χαρακτήρων ASCII χρησιμεύει για την μετατροπή χαρακτήρων ascii σε δεκαεξαδικούς ή δεκαδικούς αριθμούς και αντιστρόφως.

Πίνακας 3.2 Χαρακτήρες ASCII

| Δεκαδική τιμή | Δεκαεξαδική τιμή | Χαρακτήρας | Δεκαδική τιμή | Δεκαεξαδική τιμή | Χαρακτήρας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | NUL | 50 | 32 | 2 |
| 01 | 01 | SOH | 51 | 33 | 3 |
| 02 | 02 | STX | 52 | 34 | 4 |
| 03 | 03 | ETX | 53 | 35 | 5 |
| 04 | 04 | EOT | 54 | 36 | 6 |
| 05 | 05 | ENQ | 55 | 37 | 7 |
| 06 | 06 | ACK | 56 | 38 | 8 |
| 07 | 07 | BEL | 57 | 39 | 9 |
| 08 | 08 | BS | 58 | 3A | : |
| 09 | 09 | HT | 59 | 3B | ; |
| 10 | A | LF | 60 | 3C | < |
| 11 | B | VT | 61 | 3D | = |
| 12 | C | FF | 62 | 3E | > |
| 13 | D | CR | 63 | 3F | ? |
| 14 | E | SO | 64 | 40 | @ |
| 15 | F | SI | 65 | 41 | A |
| 16 | 10 | DLE | 66 | 42 | B |
| 17 | 11 | DC1 | 67 | 43 | C |
| 18 | 12 | DC2 | 68 | 44 | D |
| 19 | 13 | DC3 | 69 | 45 | E |
| 20 | 14 | DC4 | 70 | 46 | F |
| 21 | 15 | NAK | 71 | 47 | G |
| 22 | 16 | SYN | 72 | 48 | H |
| 23 | 17 | ETB | 73 | 49 | I |
| 24 | 18 | CAN | 74 | 4A | J |
| 25 | 19 | EM | 75 | 4B | K |
| 26 | 1A | SUB | 76 | 4C | L |
| 27 | 1B | ESC | 77 | 4D | M |
| 28 | 1C | FS | 78 | 4E | N |
| 29 | 1D | GS | 79 | 4F | O |
| 30 | 1E | RS | 80 | 50 | P |
| 31 | 1F | US | 81 | 51 | Q |
| 32 | 20 | Space | 82 | 52 | R |
| 33 | 21 | ! | 83 | 53 | S |
| 34 | 22 | “ | 84 | 54 | T |
| 35 | 23 | # | 85 | 55 | U |
| 36 | 24 | $ | 86 | 56 | V |
| 37 | 25 | % | 87 | 57 | W |
| 38 | 26 | & | 88 | 58 | X |
| 39 | 27 | ‘ | 89 | 59 | Y |
| 40 | 28 | ( | 90 | 5A | Z |
| 41 | 29 | ) | 91 | 5B | [ |
| 42 | 2A | * | 92 | 5C | \ |
| 43 | 2B | + | 93 | 5D | ] |
| 44 | 2C | , | 94 | 5E | ^ |
| 45 | 2D | - | 95 | 5F | _ |
| 46 | 2E | . | 96 | 60 | ` |
| 47 | 2F | / | 97 | 61 | a |
| 48 | 30 | 0 | 98 | 62 | b |
| 49 | 31 | 1 | 99 | 63 | c |
| 100 | 64 | d | 157 | 9D | ? |
| 101 | 65 | e | 158 | 9E | ž |
| 102 | 66 | f | 159 | 9F | Ÿ |
| 103 | 67 | g | 160 | A0 |  |
| 104 | 68 | h | 161 | A1 | ¡ |
| 105 | 69 | i | 162 | A2 | ¢ |
| 106 | 6A | j | 163 | A3 | £ |
| 107 | 6B | k | 164 | A4 | ¤ |
| 108 | 6C | l | 165 | A5 | ¥ |
| 109 | 6D | m | 166 | A6 | ¦ |
| 110 | 6E | n | 167 | A7 | § |
| 111 | 6F | o | 168 | A8 | ¨ |
| 112 | 70 | p | 169 | A9 | © |
| 113 | 71 | q | 170 | AA | ª |
| 114 | 72 | r | 171 | AB | « |
| 115 | 73 | s | 172 | AC | ¬ |
| 116 | 74 | t | 173 | AD |  |
| 117 | 75 | u | 174 | AE | ® |
| 118 | 76 | v | 175 | AF | ¯ |
| 119 | 77 | w | 176 | B0 | ° |
| 120 | 78 | x | 177 | B1 | ± |
| 121 | 79 | y | 178 | B2 | ² |
| 122 | 7A | z | 179 | B3 | ³ |
| 123 | 7B | { | 180 | B4 | ´ |
| 124 | 7C | ¦ | 181 | B5 | µ |
| 125 | 7D | } | 182 | B6 | ¶ |
| 126 | 7E | ~ | 183 | B7 | · |
| 127 | 7F | ? | 184 | B8 | ¸ |
| 128 | 80 | € | 185 | B9 | ¹ |
| 129 | 81 | ? | 186 | BA | º |
| 130 | 82 | ‚ | 187 | BB | » |
| 131 | 83 | ƒ | 188 | BC | ¼ |
| 132 | 84 | „ | 189 | BD | ½ |
| 133 | 85 | … | 190 | BE | ¾ |
| 134 | 86 | † | 191 | BF | ¿ |
| 135 | 87 | ‡ | 192 | C0 | À |
| 136 | 88 | ˆ | 193 | C1 | Á |
| 137 | 89 | ‰ | 194 | C2 | Â |
| 138 | 8A | Š | 195 | C3 | Ã |
| 139 | 8B | ‹ | 196 | C4 | Ä |
| 140 | 8C | Œ | 197 | C5 | Å |
| 141 | 8D | ? | 198 | C6 | Æ |
| 142 | 8E | Ž | 199 | C7 | Ç |
| 143 | 8F | ? | 200 | C8 | È |
| 144 | 90 | ? | 201 | C9 | É |
| 145 | 91 | ‘ | 202 | CA | Ê |
| 146 | 92 | ‘ | 203 | CB | Ë |
| 147 | 93 | “ | 204 | CC | Ì |
| 148 | 94 | “ | 205 | CD | Í |
| 149 | 95 | • | 206 | CE | Î |
| 150 | 96 | – | 207 | CF | Ï |
| 151 | 97 | — | 208 | D0 | Ð |
| 152 | 98 | ˜ | 209 | D1 | Ñ |
| 153 | 99 | ™ | 210 | D2 | Ò |
| 154 | 9A | š | 211 | D3 | Ó |
| 155 | 9B | › | 212 | D4 | Ô |
| 156 | 9C | œ | 213 | D5 | Õ |
| 214 | D6 | Ö | 235 | EB | ë |
| 215 | D7 | × | 236 | EC | ì |
| 216 | D8 | Ø | 237 | ED | í |
| 217 | D9 | Ù | 238 | EE | î |
| 218 | DA | Ú | 239 | EF | ï |
| 219 | DB | Û | 240 | F0 | ð |
| 220 | DC | Ü | 241 | F1 | ñ |
| 221 | DD | Ý | 242 | F2 | ò |
| 222 | DE | Þ | 243 | F3 | ó |
| 223 | DF | ß | 244 | F4 | ô |
| 224 | E0 | à | 245 | F5 | õ |
| 225 | E1 | á | 246 | F6 | ö |
| 226 | E2 | â | 247 | F7 | ÷ |
| 227 | E3 | ã | 248 | F8 | ø |
| 228 | E4 | ä | 249 | F9 | ù |
| 229 | E5 | å | 250 | FA | ú |
| 230 | E6 | æ | 251 | FB | û |
| 231 | E7 | ç | 252 | FC | ü |
| 232 | E8 | è | 253 | FD | ý |
| 233 | E9 | é | 254 | FE | þ |
| 234 | EA | ê | 255 | FF | ÿ |

Π.χ. ο χαρακτήρας Η βρίσκεται στην στήλη $4x και στη σειρά $x8 , οπότε αντιστοιχεί στην τιμή 'H' = $48.

Η στήλη "ctrl" περιέχει τους χαρακτήρες ελέγχου και η ερμηνεία τους είναι η εξής:

Πίνακας 3.3 Χαρακτήρες ελέγχου

| SOH - Start Of Header | DLE - Data Link Escape |
| --- | --- |
| STX - Start Of teXt | DC1 - Device Control 1 |
| ETX - End Of teXt | DC2 - Device Control 2 |
| EOT - End Of Transmission | DC3 - Device Control 3 |
| ENQ - ENQuiry | DC4 - Device Control 4 |
| ACK - ACKnowledge | NAK - Negative AcKnowledge |
| BEL - BELl | SYN - SYNchronous idle |
| BS - BackSpace | ETB - End of Transmission Block |
| HT - Horizontal Tabulation | CAN - CANcel |
| LF - Line Feed | EM - End of Medium |
| VT - Vertical Tabulation | SUB - SUBstitute |
| FF - Form Feed | ESC - ESCape |
| CR - Carriage Return | FS - File Separator |
| SO - Shift Out | GS - MainForm.Group Separator |
| SI - Shift In | RS - Record Separator |
|  | US - Unit Separator |

# 3.3 Εκφράσεις

Ο μεταφραστής δέχεται εκφράσεις των 32 bits, όπως τελεστές(operators),  λειτουργίες(operands) και συναρτήσεις(functions). Ο τρόπος χρήσης τους φαίνεται παρακάτω:

Λειτουργίες :

- μεταβλητές ορισμένες από τον χρήστη μέσω της οδηγίας SET

- σταθερές ορισμένες από τον χρήστη μέσω της οδηγίας EQU

- ετικέτες ορισμένες από τον χρήστη που έχουν την τιμή του μετρητή θέσης στο τμήμα μνήμης που εμφανίζονται

- Ακέραιες σταθερές δοσμένες σε διάφορες μορφές, όπως:

α) δεκαδικός (default): 10, 255

β) δεκαεξαδικός (δύο σημειογραφίες): 0x0a, $0a, 0xff, $ff

γ) δυαδικός: 0b00001010, 0b11111111

- PC – η τρέχουσα τιμή του μετρητή προγράμματος

Συναρτήσεις:

- LOW(έκφραση) επιστρέφει το χαμηλό byte της έκφρασης

- HIGH(έκφραση) επιστρέφει το δεύτερο byte της έκφρασης

- BYTE2(έκφραση) ίδια λειτουργία με HIGH

- BYTE3(έκφραση) επιστρέφει το τρίτο byte της έκφρασης

- BYTE4(έκφραση) επιστρέφει το τέταρτο byte της έκφρασης

- LWRD(έκφραση) επιστρέφει τα bits 0-15 της έκφρασης

- HWRD(έκφραση) επιστρέφει τα bits 16-31 της έκφρασης

- PAGE(έκφραση) επιστρέφει τα bits 16-21 της έκφρασης

- EXP2(έκφραση) επιστρέφει το 2^ έκφραση

- LOG2(έκφραση) επιστρέφει το ακέραιο μέρος του log2(έκφραση)

Τελεστές :

Ο μεταφραστής υποστηρίζει ένα πλήθος τελεστών οι οποίοι εφαρμόζονται σε μια έκφραση. Οι εκφράσεις μπορεί να περικλείονται από παρενθέσεις, οπότε υπολογίζουμε πρώτα την έκφραση εντός της παρένθεσης και μετά εκτός. Οι τελεστές εφαρμόζονται με την εξής σειρά προτεραιότητας

!  ~  -  *   /  +  -  <<  >>  <  <=  >  >=   ==  !=  &   ^  |  &&   ||

Λογική αντιστροφή (Logical Not)

Σύμβολο : !

Περιγραφή: μοναδιαίος τελεστής που επιστρέφει 1 αν η έκφραση είναι μηδέν, και 0 αν η έκφραση είναι μη μηδενική

Προτεραιότητα: 14

Παράδειγμα:    ldi r16,!0xf0 ; Φόρτωση r16 με 0x00

Αντιστροφή κατά bit (Bitwise Not)

Σύμβολο : ~

Περιγραφή: μοναδιαίος τελεστής που επιστρέφει την έκφραση με όλα τα bits ανεστραμμένα

Προτεραιότητα: 14

Παράδειγμα: ldi r16,~0xf0 ; Φόρτωση r16 με 0x0f

Αρνητικό (Unary Minus)

Σύμβολο : -

Περιγραφή: μοναδιαίος τελεστής που επιστρέφει το αρνητικό μιας έκφρασης

Προτεραιότητα: 14

Παράδειγμα: ldi r16,-2 ; Φόρτωση -2(0xfe) στον r16

Πολλαπλασιασμός

Σύμβολο : *

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει το γινόμενο δυο εκφράσεων

Προτεραιότητα: 13

Παράδειγμα: ldi r30,label*2 ; Φόρτωση r30 με label*2

Διαίρεση

Σύμβολο : /

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης της αριστερής με τη δεξιά έκφραση

Προτεραιότητα: 13

Παράδειγμα: ldi r30,label/2 ; Φόρτωση r30 με label/2

Πρόσθεση

Σύμβολο : +

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει το άθροισμα δύο εκφράσεων

Προτεραιότητα: 12

Παράδειγμα: ldi r30,c1+c2 ; Φόρτωση r30 με c1+c2

Αφαίρεση

Σύμβολο : -

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει τη διαφορά της αριστερής με τη δεξιά έκφραση

Προτεραιότητα: 12

Παράδειγμα: ldi r17,c1-c2 ;Φόρτωση r17 με c1-c2

Αριστερή ολίσθηση

Σύμβολο : <<

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει την αριστερή έκφραση ολισθημένη προς τα αριστερά όσο δείχνει η δεξιά

Προτεραιότητα: 11

Παράδειγμα: ldi r17,1<<times ;Φόρτωση r17 με 1 ολισθημένο times φορές αριστερά

Δεξιά ολίσθηση

Σύμβολο : >>

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει την αριστερή έκφραση ολισθημένη προς τα δεξιά όσο δείχνει η δεξιά έκφραση

Προτεραιότητα: 11

Παράδειγμα: ldi r17,c1>>c2 ;Φόρτωση r17 με c1 ολισθημένο times φορές δεξιά

Μικρότερο από

Σύμβολο : <

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει 1 αν η προσημασμένη έκφραση αριστερά είναι μικρότερη από τη προσημασμένη δεξιά, αλλιώς 0

Προτεραιότητα: 10

Παράδειγμα: ori r18,bitmask*(c1<c2)+1 ;λογικό ή του r18 με μια έκφραση

Μικρότερο ή ίσο

Σύμβολο : <=

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει 1 αν η προσημασμένη έκφραση αριστερά είναι μικρότερη ή ίση από τη προσημασμένη δεξιά, αλλιώς 0

Προτεραιότητα: 10

Παράδειγμα: ori r18,bitmask*(c1<=c2)+1 ; λογικό ή του r18 με μια έκφραση

Μεγαλύτερο από

Σύμβολο : >

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει 1 αν η προσημασμένη έκφραση αριστερά είναι μεγαλύτερη από τη προσημασμένη δεξιά, αλλιώς 0

Προτεραιότητα: 10

Παράδειγμα: ori r18,bitmask*(c1>c2)+1

Μεγαλύτερο ή ίσο

Σύμβολο : >=

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει 1 αν η προσημασμένη έκφραση αριστερά είναι μεγαλύτερη ή ίση από τη προσημασμένη δεξιά, αλλιώς 0

Προτεραιότητα: 10

Παράδειγμα: ori r18,bitmask*(c1>=c2)+1

Ισότητα

Σύμβολο : ==

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει 1 αν η προσημασμένη έκφραση αριστερά είναι ίση με τη προσημασμένη δεξιά, αλλιώς 0

Προτεραιότητα: 9

Παράδειγμα: andi r19,bitmask*(c1==c2)+1 ;λογικό και του r19 με μια έκφραση

Όχι ίσο

Σύμβολο : !=

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει 1 αν η προσημασμένη έκφραση αριστερά δεν είναι ίση με τη προσημασμένη δεξιά, αλλιώς 0

Προτεραιότητα: 9

Παράδειγμα: .SET flag=(c1!=c2)  ;θέτει τη flag 1 ή 0

‘Λογικό and’ κατά bit (Bitwise And)

Σύμβολο : &

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει το ‘λογικό και’ μεταξύ δύο εκφράσεων bit προς bit

Προτεραιότητα: 8

Παράδειγμα: ldi r18,High(c1&c2) ;Φόρτωση r18 με μια έκφραση

‘Λογικό Xor’ κατά bit (Bitwise Xor)

Σύμβολο : ^

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει το ‘λογικό αποκλειστικό ή’ μεταξύ δύο εκφράσεων bit προς bit

expressions

Προτεραιότητα: 7

Παράδειγμα: ldi r18,Low(c1^c2)

‘Λογικό Οr’ κατά bit (Bitwise Or)

Σύμβολο : |

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει το ‘λογικό ή’ μεταξύ δύο εκφράσεων bit προς bit

Προτεραιότητα: 6

Παράδειγμα: ldi r18,Low(c1|c2)

‘Λογικό και’ (Logical And)

Σύμβολο : &&

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει 1 αν και οι δύο εκφράσεις είναι μη μηδενικές, αλλιώς 0

Προτεραιότητα: 5

Παράδειγμα: ldi r18,Low(c1&&c2)

‘Λογικό ή’ (Logical Or)

Σύμβολο : ||

Περιγραφή: δυαδικός τελεστής που επιστρέφει 1 αν τουλάχιστον μία από τις εκφράσεις είναι μη μηδενικές, αλλιώς 0

Προτεραιότητα: 4

Παράδειγμα: ldi r18,Low(c1||c2)

# 3.4 DIRECTIVES

Οδηγίες προς τον συμβολομεταφραστή (Assembler directives)

Ο συμβολομεταφραστής υποστηρίζει ένα πλήθος οδηγιών. Οι οδηγίες αυτές δεν μεταφράζονται όπως οι εντολές του επεξεργαστή (opcode). Αντιθέτως χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη θέση του προγράμματος στη μνήμη, να προσδιορίσουν μακροεντολές, να αρχικοποιήσουν τη μνήμη κλπ. Μια πρόχειρη ματιά των οδηγιών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3.4 Οδηγίες προς assembler

| ΟΔΗΓΙΑ-DIRECTIVE | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| BYTE | Κράτηση χώρου μνήμης ενός byte για μια μεταβλητή |
| CSEG | Προσδιορισμός της αρχής του Code Segment |
| DB | Κράτηση χώρου μνήμης για μια σταθερά |
| DEF | Αντιστοίχηση συμβολικού ονόματος σε κατ/τη |
| DEVICE | Προσδιορισμός μικροελεγκτή για μετάφραση |
| DSEG | Προσδιορισμός της αρχής του Data Segment |
| DW | Κράτηση χώρου μνήμης μήκους 1 λέξης για μια σταθερά |
| ENDM, ENDMACRO | Τέλος μακροεντολής |
| EQU | Ανάθεση μιας έκφρασης σε μια ετικέτα |
| ESEG | Προσδιορισμός της αρχής του EEPROM Segment |
| EXIT | Τέλος του αρχείου |
| INCLUDE | Ανάγνωση κώδικα από άλλο αρχείο |
| LIST | Δημιουργία του αρχείου listfile |
| LISTMAC | Η επέκταση της μακροεντολής περιέχεται στο αρχείο listfile |
| NOLIST | Κλείσιμο του αρχείου listfile |
| ORG | Ορισμός θέσης μνήμης της αρχής του προγράμματος |
| SET | Ανάθεση μιας τιμής σε ένα σύμβολο |

Αναλυτική εξήγηση των οδηγιών προς τον μεταφραστή:

BYTE - Reserve bytes to a variable

Η οδηγία BYTE κρατά χώρο στη μνήμη SRAM και χρησιμοποιείται μονάχα εντός του Data Segment. Μία ετικέτα πρέπει να προηγείται της οδηγίας BYTE ώστε να μπορούμε να αναφερθούμε στη συγκεκριμένη θέση μνήμης. Απαιτείται μία παράμετρος η οποία αντιστοιχεί στο πλήθος των byte που κρατείται. Αυτά τα byte δεν είναι αρχικοποιημένα.

Σύνταξη: 	ετικέτα: .BYTE έκφραση

Παράδειγμα:

.DSEG 		              		; αρχή του data segment
var1:    .BYTE 1                		; κράτηση 1 byte στην var1 
table:   .BYTE tab_size     	; κράτηση tab_size bytes

.CSEG 					 ; αρχή του code segment
         ldi r30,low(var1) 	 ; Φόρτωση του καταχωρητή Z 
         ldi r31,high(var1)	 ; του byte της var1
         ld r1,Z           	  	 ; Φόρτωση της VAR1 στον κατ/τη r1

CSEG - Code segment

Η οδηγία CSEG προσδιορίζει την αρχή του Code Segment και δεν χρειάζεται παραμέτρους. Ένα αρχείο συνίσταται από διάφορα τμήματα κώδικα (Code Segments),τα οποία συνδέονται σε ένα κατά την μετάφραση. Το τμήμα κώδικα αποτελεί την αρχική (default) επιλογή και έχει δικό του μετρητή θέσης μεγέθους μιας λέξης.Η οδηγία BYTE δεν χρησιμοποιείται εντός του Code Segment. Η οδηγία ORG μπορεί να τοποθετήσει κώδικα και σταθερές σε συγκεκριμένες θέσεις στη μνήμη προγράμματος.

Σύνταξη: .CSEG

Παράδειγμα: 
.DSEG                       ; αρχή του data segment 
vartab: .BYTE 4             ; κράτηση 4 bytes στην SRAM

.CSEG                       ; αρχή του code segment 
const:  .DW 2               ; εγγραφή 0x0002 στη μνήμη προγράμματος. 
        mov r1,r0

DB - Define constant byte(s) in program memory and EEPROM

Η οδηγία DB κρατά χώρο μνήμης στη μνήμη προγράμματος ή στην EEPROM.

Μία ετικέτα πρέπει να προηγείται της οδηγίας DB ώστε να μπορούμε να αναφερθούμε στις συγκεκριμένες θέσεις μνήμης.

Η οδηγία DB τοποθετείται εντός του Code Segment ή του EEPROM Segment. Επίσης, δέχεται μια λίστα εκφράσεων και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια έκφραση. Οι εκφράσεις πρέπει να διαχωρίζονται από κόμμα και να κυμαίνονται μεταξύ -128 και 255. Αν η έκφραση αποτιμάται σε αρνητικό αριθμό, τότε το 8μπιτο συμπλήρωμα του δύο του αριθμού τοποθετείται στη μνήμη προγράμματος ή στην EEPROM.

Αν η οδηγία DB δίνεται εντός του Code Segment και η λίστα εκφράσεων περιέχει περισσότερες από μία εκφράσεις, τότε κάθε 2 bytes σώζονται σε μια λέξη μνήμης προγράμματος. Αν η λίστα εκφράσεων περιέχει περιττό αριθμό εκφράσεων, τότε η τελευταία σώζεται μόνη της σε μια λέξη της μνήμης προγράμματος, ακόμα και αν ακολουθεί νέα οδηγία DB.

Σύνταξη:  	ετικέτα:  .DB έκφραση

Παράδειγμα: 
.CSEG 
consts: .DB 0, 255, 0b01010101, -128, 0xaa

.ESEG 
const2: .DB 1,2,3

DEF - Set a symbolic name on a register

Η οδηγία DEF αντιστοιχεί στους καταχωρητές συμβολικά ονόματα της επιλογής μας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναφερόμαστε στον κατ/τη με το συμβολικό όνομα του κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ένας κατ/της μπορεί να έχει διάφορα συμβολικά ονόματα, τα οποία δύναται να ξαναοριστούν αργότερα στο πρόγραμμα.

Σύνταξη:   	.DEF Σύμβολο =Register

Παράδειγμα:

.DEF temp=R16 		;ο R16 αντιστοιχεί στο όνομα temp
.DEF ior=R0       	;ο R0 αντιστοιχεί στο όνομα ior

.CSEG 
 ldi temp,0xf0 	; Φόρτωση 0xf0 στον temp 
 in ior,0x3f 	 	; Ανάγνωση SREG στον ior 
 eor temp,ior 	 	; Αποκλειστικό Ή μεταξύ temp και ior

DEVICE - Define which device to assemble for

Η οδηγία DEVICE ενημερώνει τον μεταφραστή (assembler) για το μοντέλο του μικροελεγκτή στο οποίo πρόκειται να εκτελεστεί ο κώδικας. Σε περίπτωση που κάποια εντολή του κώδικα δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο μοντέλο μικροελεγκτή τότε ο μεταφραστής τυπώνει μια προειδοποίηση.

Επίσης, αν το τμήμα κώδικα (Code Segment) ή η μνήμη EEPROM είναι μεγαλύτερη από τα περιεχόμενα της συσκευής τότε εμφανίζεται κατάλληλη προειδοποίηση. Αν δεν χρησιμοποιηθεί η οδηγία τότε υποτίθεται ότι όλες οι εντολές υποστηρίζονται και δεν υπάρχουν απαγορεύσεις στην μνήμη προγράμματος και EEPROM.

Σύνταξη:   
.DEVICE AT90S1200 |AT90S2313 | AT90S2323 | AT90S2333 | AT90S2343 | AT90S4414 | AT90S4433 | AT90S4434 | AT90S8515 | AT90S8534 | AT90S8535 | ATtiny11 | ATtiny12 | ATtiny22 | ATmega603 | ATmega103

Παράδειγμα:

.DEVICE AT90S1200  ; χρήση μοντέλου AT90S1200

.CSEG 
        push r30    	 ; Αυτή η δήλωση θα προκαλέσει προειδοποίηση αφού
                  			 ; το συγκεκριμένο μοντέλο δεν υποστηρίζει αυτή την εντολή

DSEG - Data Segment

Η οδηγία DSEG προσδιορίζει την αρχή του Data Segment και δεν χρειάζεται παραμέτρους. Ένα αρχείο συνίσταται από διάφορα τμήματα δεδομένων (Data Segments),τα οποία συνδέονται σε ένα κατά την μετάφραση. Ένα Data Segment συνίσταται συνήθως μόνο από οδηγίες BYTE και ετικέτες και έχει δικό του μετρητή θέσης μεγέθους ενός byte. Η οδηγία ORG μπορεί να τοποθετήσει τις μεταβλητές σε συγκεκριμένες θέσεις στη μνήμη SRAM.

Σύνταξη:   .DSEG

Παράδειγμα:

.DSEG 		             ; αρχή του data segment
var1:    .BYTE 1            ; κράτηση 1 byte στην var1 
table:   .BYTE tab_size     ; κράτηση tab_size bytes

.CSEG 			 	   ; αρχή του code segment
         ldi r30,low(var1)  ; Φόρτωση του καταχωρητή Z 
         ldi r31,high(var1) ; του byte της var1
         ld r1,Z            ; Φόρτωση της VAR1 στον κατ/τη r1

DW - Define constant word(s) in program memory and EEPROM

Η οδηγία DW κρατά χώρο μνήμης στη μνήμη προγράμματος ή στην EEPROM.

Μία ετικέτα πρέπει να προηγείται της οδηγίας DB ώστε να μπορούμε να αναφερθούμε στις συγκεκριμένες θέσεις μνήμης. Η οδηγία DB τοποθετείται εντός του Code Segment ή του EEPROM Segment. Επίσης, δέχεται μια λίστα εκφράσεων και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια έκφραση. Οι εκφράσεις πρέπει να διαχωρίζονται από κόμμα και να κυμαίνονται μεταξύ -32768 και 65535. Αν η έκφραση αποτιμάται σε αρνητικό αριθμό, τότε το 16μπιτο συμπλήρωμα του δύο του αριθμού τοποθετείται στη μνήμη προγράμματος ή στην EEPROM.

Σύνταξη:   LABEL: .DW έκφραση

Παράδειγμα: 
.CSEG 
varlist:  .DW 0, 0xffff, 0b1001110001010101, -32768, 65535

.ESEG 
eevarlst: .DW 0,0xffff,10

ENDMACRO - End macro

Η οδηγία ENDMACRO καθορίζει το τέλος μιας μακροεντολής. Η οδηγία αυτή δεν δέχεται παραμέτρους.

Σύνταξη:    .ENDMACRO

Παράδειγμα:
.MACRO SUBI16               ; αρχή μακροεντολής 
        subi r16,low(@0)    ; αφαίρεση χαμηλού byte 
        sbci r17,high(@0)   ; αφαίρεση υψηλού byte
.ENDMACRO 		   	   ; τέλος μακροεντολής

EQU - Set a Σύμβολο equal to an expression

Η οδηγία EQU αναθέτει μια σταθερή τιμή σε μια ετικέτα. Η ετικέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περαιτέρω εκφράσεις, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει ή να ξαναοριστεί.

Σύνταξη:    .EQU ετικέτα = έκφραση

Παράδειγμα:
.EQU io_offset = 0x23 
.EQU porta     = io_offset + 2

.CSEG                			 	; αρχή του code segment 
        clr r2            		 	; μηδενισμός καταχωρητή r2 
        out porta,r2   		; εγγραφή στην Port A

ESEG - EEPROM Segment

Η οδηγία ESEG προσδιορίζει την αρχή του τμήματος μνήμης EEPROM  και δεν χρειάζεται παραμέτρους. Ένα αρχείο συνίσταται από διάφορα τμήματα EEPROM τα οποία συνδέονται σε ένα κατά την μετάφραση. Ένα τμήμα EEPROM συνίσταται συνήθως μόνο από οδηγίες DB και DW (και ετικέτες) και έχει δικό του μετρητή θέσης μεγέθους ενός byte. Η οδηγία ORG μπορεί να τοποθετήσει τις μεταβλητές σε συγκεκριμένες θέσεις στη μνήμη EEPROM.

Σύνταξη:    .ESEG

Παράδειγμα:

.DSEG 		           			; αρχή του data segment
var1:    .BYTE 1               	 	; κράτηση 1 byte στην var1 
table:   .BYTE tab_size     	; κράτηση tab_size bytes

.ESEG  		  			; αρχή της EEPROM
eevar1: .DW 0xffff             		; αρχικοποίηση μιας λέξης στην EEPROM

EXIT - Exit this file

Η οδηγία EXIT λέει στον μεταφραστή να σταματήσει τη μετάφραση του αρχείου. Κανονικά ο assembler εκτελεί ωσότου συναντήσει το σύμβολο ‘τέλος αρχείου’ (EOF). Αν μια οδηγία EXIT εμφανιστεί σε ένα συμπεριλαμβανόμενο αρχείο, τότε ο assembler συνεχίζει στη γραμμή μετά την οδηγία INCLUDE  που αναφερόταν στο συμπεριλαμβανόμενο αρχείο

Σύνταξη:     .EXIT

Παράδειγμα:
.EXIT 	 ; έξοδος από το αρχείο

INCLUDE - Include another file

Η οδηγία INCLUDE λέει στον μεταφραστή να αρχίσει την ανάγνωση από ένα συγκεκριμένο αρχείο. Τότε ο Assembler μεταφράζει το αρχείο ωσότου συναντήσει το σύμβολο ‘τέλος αρχείου’ (EOF) ή μια οδηγία EXIT. Ένα συμπεριλαμβανόμενο αρχείο μπορεί με τη σειρά του να περιέχει οδηγίες INCLUDE. Η μοναδική παράμετρος είναι το όνομα του αρχείου.

Σύνταξη:      .INCLUDE "όνομα αρχείου"

Παράδειγμα:
; iodefs.asm: 
.EQU sreg   = 0x3f        	; ανάθεση στον κατ/τη κατάστασης 
.EQU sphigh = 0x3e     	; και στον κατ/τη στοίβας
.EQU splow  = 0x3d

; incdemo.asm 
.INCLUDE iodefs.asm    	; περιλαμβάνεται το αρχείο iodefs.asm με τις δηλώσεις του 
        in r0,sreg                ; ανάγνωση κατ/τη κατάστασης

LIST - Turn the listfile generation on

Η οδηγία LIST λέει στον μεταφραστή να εκκινήσει τη δημιουργία αρχείου listfile. Το αρχείο αυτό είναι ένας συνδυασμός πηγαίου κώδικα assembly, διευθύνσεων και opcodes. Η αρχική (default) επιλογή αντιστοιχεί στη δημιουργία του αρχείου. Η οδηγία LIST συνδυάζεται με την NOLIST ώστε να δημιουργείται το αρχείο listfile μόνο για επιλεγμένα τμήματα του πηγαίου κώδικα assembly.

Σύνταξη:      .LIST

Παράδειγμα:
.NOLIST                        		; απενεργοποίηση δημιουργίας αρχείου listfile 
.INCLUDE "macro.inc"   	; Τα αρχεία macro και const δεν θα εμφανίζονται 
.INCLUDE "const.def"   	; στο listfile 
.LIST                              		; ενεργοποίηση δημιουργίας αρχείου listfile

LISTMAC - Turn macro expansion on

Η οδηγία LISTMAC λέει στον μεταφραστή ότι στην περίπτωση κλήσης μακροεντολής, τότε η επέκταση της θα φαίνεται στο αρχείο listfile που παράγει ο μεταφραστής. Η αρχική (default) επιλογή είναι ότι μόνο η κλήση με παραμέτρους φαίνεται στο αρχείο listfile.

Σύνταξη:      .LISTMAC

Παράδειγμα:
.MACRO MACX             		; καθορισμός μακροεντολής 
        add  r0,@0  	  
        eor  r1,@1                
.ENDMACRO                  		; τέλος

.LISTMAC           			; ενεργοποίηση επέκτασης μακροεντολής 
        MACX r2,r1 		; κλήση μακροεντολής, εμφάνιση επέκτασης

MACRO - Begin macro

Η οδηγία MACRO σηματοδοτεί την αρχή μιας μακροεντολής και δέχεται ως παράμετρο το όνομα της. Ο ορισμός μιας μακροεντολής τερματίζεται με την οδηγία ENDMACRO. Όταν αργότερα εμφανιστεί το όνομα της μακροεντολής σε κάποια θέση του προγράμματος, τότε ο μεταφραστής τοποθετεί τον ορισμό της μακροεντολής σε αυτή την θέση.

Μια μακροεντολή δέχεται ως δέκα παραμέτρους, οι οποίες συμβολίζονται ως @0-@9 και βρίσκονται εντός του ορισμού της. Όταν καλούμε μια μακροεντολή οι παράμετροι διαχωρίζονται με κόμμα.

Η αρχική (default) επιλογή είναι ότι μόνο η κλήση φαίνεται στο αρχείο listfile. Για να συμπεριλάβουμε την επέκταση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την οδηγία LISTMAC. Η μακροεντολή σημειώνεται με ένα + στο πεδίο opcode του listfile.

Σύνταξη:      .MACRO όνομα μακροεντολής

Παράδειγμα:
.MACRO SUBI16                			; καθορισμός μακροεντολής
        subi @1,low(@0)      	; αφαίρεση χαμηλού byte 
        sbci @2,high(@0)        	; αφαίρεση υψηλού byte 
.ENDMACRO                       ; τέλος

.CSEG                                     		; αρχή του code segment 
        SUBI16 0x1234,r16,r17  ; αφαίρεση του0x1234 από ζεύγος κατ/των r17:r16

NOLIST - Turn listfile generation off

Η οδηγία NOLIST λέει στον μεταφραστή να σταματήσει τη δημιουργία αρχείου listfile. Το αρχείο αυτό είναι ένας συνδυασμός πηγαίου κώδικα assembly, διευθύνσεων και opcodes. Η αρχική (default) επιλογή αντιστοιχεί στη δημιουργία του αρχείου, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί με αυτήν την οδηγία. Η οδηγία NOLIST συνδυάζεται με την LIST ώστε να δημιουργείται το αρχείο listfile μόνο για επιλεγμένα τμήματα του πηγαίου κώδικα assembly.

Σύνταξη:       .NOLIST

Παράδειγμα:

.NOLIST                      			; απενεργοποίηση δημιουργίας αρχείου listfile 
.INCLUDE "macro.inc"   		; Τα αρχεία macro και const δεν θα εμφανίζονται 
.INCLUDE "const.def"   		; στο listfile 
.LIST                             			; ενεργοποίηση δημιουργίας αρχείου listfile

ORG - Set program origin

Η οδηγία ORG θέτει τον μετρητή θέσης σε μια απόλυτη τιμή. Η τιμή αυτή αποτελεί την παράμετρο της ORG. Αν η οδηγία ORG δίνεται εντός του

τμήματος δεδομένων (Data Segment), τότε θέτουμε τον μετρητή θέσης της SRAM. Αν η οδηγία δίνεται εντός του Code Segment ,τότε θέτουμε τον μετρητή θέσης της μνήμης προγράμματος. Τέλος, αν η οδηγία δίνεται εντός του EEPROM Segment, τότε τίθεται ο μετρητή θέσης της μνήμης EEPROM.

Εάν μια ετικέτα βρίσκεται στην ίδια γραμμή κώδικα και προηγείται της οδηγίας, τότε η ετικέτα παίρνει την τιμή της παραμέτρου.

Η αρχική (default) τιμή του μετρητή θέσης (κατά την εκκίνηση της μετάφρασης) του τμήματος Code και EEPROM είναι μηδέν, ενώ για το μετρητή της SRAM είναι 32 (αφού οι διευθύνσεις 0-31 καταλαμβάνονται από τους κατ/τες εργασίας). Να υπενθυμίσουμε ότι οι μετρητές θέσης της SRAM και της EEPROM μετρούν bytes ενώ της μνήμης προγράμματος μετρούν λέξεις.

Σύνταξη :	.ORG ;έκφραση

Παράδειγμα:

.DSEG                    			; αρχή του data segment

.ORG 0x37               		; θέτουμε διεύθυνση στην SRAM την 0x37 
variable: .BYTE 1    		; κράτηση ενός byte στην διεύθυνση 37H της SRAM

.CSEG 
.ORG 0x10              			; θέτουμε  το μετρητή προγράμματος στην δ/νση 0x10
         mov r0,r1

SET - Set a symbol equal to an expression

Η οδηγία SET αναθέτει μια τιμή σε μια ετικέτα. Η ετικέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενες εκφράσεις. Η τιμή που ανατέθηκε μπορεί να αλλάξει με νέα χρήση της οδηγίας SET εντός του προγράμματος.

Σύνταξη:  .SET ετικέτα = έκφραση

Παράδειγμα: 
.SET io_offset = 0x23 
.SET porta     = io_offset + 2

.CSEG                 			   	; αρχή του code segment 
        clr r2           			; μηδενισμός καταχωρητή r2 
        out porta,r2	   	; εγγραφή στην Port A

# 3.5 Οι εντολές του μικροελεγκτή AVR

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στην περιγραφή των εντολών.

Ονοματοδοσία περί εντολών:

Καταχωρητής κατάστασης(SREG)

SREG: Status Register

C: Carry Flag

Z: Zero Flag

N: Negative Flag

V: Two’s complement overflow indicator

S: N xorV, For signed tests

H: Half Carry Flag

T: Transfer bit used by BLD and BST instructions

I: Global Interrupt Enable/Disable Flag

Καταχωρητές και τελεστές

Rd: Destination (and source) register in the Register File

Rr: Source register in the Register File

R: Result after instruction is executed

K: Constant data

k: Constant address

b: Bit in the Register File or I/O Register (3-bit)

s: Bit in the Status Register (3-bit)

X,Y,Z: Indirect Address Register

(X=R27:R26, Y=R29:R28 and Z=R31:R30)

A: I/O location address

q: Displacement for indirect addressing (6-bit)

| Mnemonic | Operands | Description | Operation | Flags | Clocks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ARITHMETIC AND LOGIC INSTRUCTIONS |
| --- |
| ADD | Rd, Rr | Add two Registers | Rd ( Rd + Rr | Z,C,N,V,H | 1 |
| ADC | Rd, Rr | Add with Carry two Registers | Rd ( Rd + Rr + C | Z,C,N,V,H | 1 |
| ADIW | Rdl,K | Add Immediate to Word | Rdh:Rdl (Rdh:Rdl + K | Z,C,N,V,S | 2 |
| SUB | Rd, Rr | Subtract two Registers | Rd ( Rd – Rr | Z,C,N,V,H | 1 |
| SUBI | Rd, K | Subtract Constant from Register | Rd (Rd – K | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBC | Rd, Rr | Subtract with Carry two Registers | Rd ( Rd – Rr – C | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBCI | Rd, K | Subtract with Carry Constant from Reg. | Rd ( Rd – K – C | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBIW | Rdl,K | Subtract Immediate from Word | Rdh:Rdl (Rdh:Rdl – K | Z,C,N,V,S | 2 |
| AND | Rd, Rr | Logical AND Registers | Rd ( Rd ∩Rr | Z,N,V | 1 |
| ANDI | Rd, K | Logical AND Register and Constant | Rd ( Rd ∩K | Z,N,V | 1 |
| OR | Rd, Rr | Logical OR Registers | Rd ( Rd v Rr | Z,N,V | 1 |
| ORI | Rd, K | Logical OR Register and Constant | Rd ( Rd v K | Z,N,V | 1 |
| EOR | Rd, Rr | Exclusive OR Registers | Rd ( Rd ( Rr | Z,N,V | 1 |
| COM | Rd | One’s Complement | Rd ( $FF ( Rd | Z,C,N,V | 1 |
| NEG | Rd | Two’s Complement | Rd ( $00 – Rd | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBR | Rd,K | Set Bit(s) in Register | Rd ( Rd v K | Z,N,V | 1 |
| CBR | Rd,K | Clear Bit(s) in Register | Rd( Rd ($FF – K) | Z,N,V | 1 |
| INC | Rd | Increment | Rd ( Rd + 1 | Z,N,V | 1 |
| DEC | Rd | Decrement | Rd ( Rd -1 | Z,N,V | 1 |
| TST | Rd | Test for Zero or Minus | Rd ( Rd ∩Rd | Z,N,V | 1 |
| CLR | Rd | Clear Register | Rd ( Rd ( Rd | Z,N,V | 1 |
| SER | Rd | Set Register | Rd ( $FF | Καμία | 1 |
| MUL | Rd, Rr | Multiply Unsigned | R1:R0 ( Rd x Rr | Z,C | 2 |
| MULS | Rd, Rr | Multiply Signed | R1:R0 ( Rd x Rr | Z,C | 2 |
| MULSU | Rd, Rr | Multiply Signed with Unsigned | R1:R0 ( Rd x Rr | Z,C | 2 |
| FMUL | Rd, Rr | Fractional Multiply Unsigned | R1:R0 ( (Rd x Rr) << 1 | Z,C | 2 |
| FMULS | Rd, Rr | Fractional Multiply Signed | R1:R0 ( (Rd x Rr) << 1 | Z,C | 2 |
| FMULSU | Rd, Rr | Fractional Multiply Signed with Unsigned | R1:R0 ( (Rd x Rr) << 1 | Z,C | 2 |

| JUMP AND ROUTINE CALL INSTRUCTIONS |
| --- |
| RJMP | k | Relative Jump | PC ← PC + k + 1 | Καμία | 2 |
| IJMP |  | Indirect Jump to (Z) | PC ← Z | Καμία | 2 |
| JMP | k | Direct Jump | PC ← k | Καμία | 3 |
| RCALL | k | Relative Subroutine Call | PC ← PC + k + 1 | Καμία | 3 |
| ICALL |  | Indirect Call to (Z) | PC ← Z | Καμία | 3 |
| CALL | k | Direct Subroutine Call | PC ← k | Καμία | 4 |
| RET |  | Subroutine Return | PC ← STACK | Καμία | 4 |
| RETI |  | Interrupt Return | PC ← STACK | I | 4 |
| CPSE | Rd,Rr | Compare, Skip if Equal | if (Rd = Rr) PC ← PC + 2 or 3 | Καμία | 1/ 2/ 3 |
| CP | Rd,Rr | Compare | Rd ?< Rr | Z, N,V,C,H | 1 |
| CPC | Rd,Rr | Compare with Carry | Rd ?< Rr +C | Z, N,V,C,H | 1 |
| CPI | Rd,K | Compare Register with Immediate | Rd ?< K | Z,N,V,C,H | 1 |
| SBRC | Rr, b | Skip if Bit in Register Cleared | if (Rr(b)=0) PC ← PC + 2 or 3 | Καμία | 1/ 2/ 3 |
| SBRS | Rr, b | Skip if Bit in Register is Set | if (Rr(b)=1) PC ← PC + 2 or 3 | Καμία | 1/ 2/ 3 |
| SBIC | P, b | Skip if Bit in I/O Register Cleared | if (P(b)=0) PC ← PC + 2 or 3 | Καμία | 1/ 2/ 3 |
| SBIS | P, b | Skip if Bit in I/O Register is Set | if (P(b)=1) PC ← PC + 2 or 3 | Καμία | 1/ 2/ 3 |
| BRBS | s, k | Branch if Status Flag Set | if (SREG(s) = 1) then PC(PC+k +1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRBC | s, k | Branch if Status Flag Cleared | if (SREG(s) = 0) then PC(PC+k +1 | Καμία | 1 / 2 |
| BREQ | k | Branch if Equal | if (Z = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRNE | k | Branch if Not Equal | if (Z = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRCS | k | Branch if Carry Set | if (C = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRCC | k | Branch if Carry Cleared | if (C = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRSH | k | Branch if Same or Higher | if (C = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRLO | k | Branch if Lower | if (C = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRMI | k | Branch if Minus | if (N = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRPL | k | Branch if Plus | if (N = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRGE | k | Branch if Greater or Equal, Signed | if (NV= 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRLT | k | Branch if Less Than Zero, Signed | if (NV= 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRHS | k | Branch if Half Carry Flag Set | if (H = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRHC | k | Branch if Half Carry Flag Cleared | if (H = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRTS | k | Branch if T Flag Set | if (T = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRTC | k | Branch if T Flag Cleared | if (T = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRVS | k | Branch if Overflow Flag is Set | if (V = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRVC | k | Branch if Overflow Flag is Cleared | if (V = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRIE | k | Branch if Interrupt Enabled | if ( I = 1) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |
| BRID | k | Branch if Interrupt Disabled | if ( I = 0) then PC ← PC + k + 1 | Καμία | 1 / 2 |

| DATA TRANSFER INSTRUCTIONS |
| --- |
| MOV | Rd, Rr | Move Between Registers | Rd( Rr | Καμία | 1 |
| MOVW | Rd, Rr | Copy Register Word | Rd+1:Rd( Rr+1:Rr | Καμία | 1 |
| LDI | Rd, K | Load Immediate | Rd ( K | Καμία | 1 |
| LD | Rd, X | Load Indirect | Rd ( (X) | Καμία | 2 |
| LD | Rd, X+ | Load Indirect and Post-Inc. | Rd ( (X), X( X+ 1 | Καμία | 2 |
| LD | Rd, - X | Load Indirect and Pre-Dec. | X( X – 1, Rd( (X) | Καμία | 2 |
| LD | Rd, Y | Load Indirect | Rd ( (Y) | Καμία | 2 |
| LD | Rd, Y+ | Load Indirect and Post-Inc. | Rd ( (Y), Y ( Y+ 1 | Καμία | 2 |
| LD | Rd, - Y | Load Indirect and Pre-Dec. | Y ( Y – 1, Rd ( (Y) | Καμία | 2 |
| LDD | Rd,Y+q | Load Indirect with Displacement | Rd ( (Y+ q) | Καμία | 2 |
| LD | Rd, Z | Load Indirect | Rd ( (Z) | Καμία | 2 |
| LD | Rd, Z+ | Load Indirect and Post-Inc. | Rd ( (Z), Z ( Z+1 | Καμία | 2 |
| LD | Rd, -Z | Load Indirect and Pre-Dec. | Z ( Z – 1, Rd ( (Z) | Καμία | 2 |
| LDD | Rd, Z+q | Load Indirect with Displacement | Rd ( (Z+ q) | Καμία | 2 |
| LDS | Rd, k | Load Direct from SRAM | Rd ( (k) | Καμία | 2 |
| ST | X, Rr | Store Indirect | (X)(Rr | Καμία | 2 |
| ST | X+, Rr | Store Indirect and Post-Inc. | (X)(Rr, X( X+ 1 | Καμία | 2 |
| ST | - X, Rr | Store Indirect and Pre-Dec. | X ( X – 1, (X)(Rr | Καμία | 2 |
| ST | Y, Rr | Store Indirect | (Y) ( Rr | Καμία | 2 |
| ST | Y+, Rr | Store Indirect and Post-Inc. | (Y) ( Rr, Y( Y + 1 | Καμία | 2 |
| ST | - Y, Rr | Store Indirect and Pre-Dec. | Y( Y – 1, (Y) ( Rr | Καμία | 2 |
| STD | Y+q,Rr | Store Indirect with Displacement | (Y + q) ( Rr | Καμία | 2 |
| ST | Z, Rr | Store Indirect | (Z) ( Rr | Καμία | 2 |
| ST | Z+, Rr | Store Indirect and Post-Inc. | (Z)( Rr, Z( Z + 1 | Καμία | 2 |
| ST | -Z, Rr | Store Indirect and Pre-Dec. | Z( Z – 1, (Z) ( Rr | Καμία | 2 |
| STD | Z+q,Rr | Store Indirect with Displacement | (Z + q) ( Rr | Καμία | 2 |
| STS | k, Rr | Store Direct to SRAM | (k) ( Rr | Καμία | 2 |
| LPM | Rd, Z | Load Program Memory | R0 ( (Z) | Καμία | 3 |
| LPM | Rd, Z+ | Load Program Memory | Rd ( (Z) | Καμία | 3 |
| LPM | Rd, Z | Load Program Memory and Post-Inc | Rd ( (Z), Z( Z+1 | Καμία | 3 |
| ELPM | Rd, Z+ | Extended Load Program Memory | R0 ( (RAMPZ:Z) | Καμία | 3 |
| ELPM | Rd, P | Extended Load Program Memory | Rd ( (RAMPZ:Z) | Καμία | 3 |
| ELPM | P, Rr | Extended Load Program Memory and Post-Inc | Rd( (RAMPZ :Z), RAMPZ :Z ( RAMPZ :Z+1 | Καμία | 3 |
| SPM | Rr | Store Program Memory | (Z) ( R1:R0 | Καμία | - |
| IN | Rd | In Port | Rd ( P | Καμία | 1 |
| OUT | Rd, Rr | Out Port | P ( Rr | Καμία | 1 |
| PUSH | Rd, Rr | Push Register on Stack | STACK ( Rr | Καμία | 2 |
| POP | Rd, K | Pop Register from Stack | Rd ( STACK | Καμία | 2 |

| BIT AND BIT-TEST INSTRUCTIONS |
| --- |
| SBI | P,b | Set Bit in I/O Register | I/O(P,b) ( 1 | Καμία | 2 |
| CBI | P,b | Clear Bit in I/O Register | I/O(P,b) ( 0 | Καμία | 2 |
| LSL | Rd | Logical Shift Left | Rd(n+1) ( Rd(n), Rd(0) ( 0 | Z,C,N,V | 1 |
| LSR | Rd | Logical Shift Right | Rd(n) ( Rd(n+1), Rd(7) ( 0 | Z,C,N,V | 1 |
| ROL | Rd | Rotate Left Through Carry | Rd(0)(C, Rd(n+1)(Rd(n), C(Rd(7) | Z,C,N,V | 1 |
| ROR | Rd | Rotate Right Through Carry | Rd(7)(C, Rd(n)(Rd(n+1), C(Rd(0) | Z,C,N,V | 1 |
| ASR | Rd | Arithmetic Shift Right | Rd(n) ( Rd(n+1), n=0..6 | Z,C,N,V | 1 |
| SWAP | Rd | Swap Nibbles | Rd(3-0)(Rd(7-4) Rd(7-4)(Rd(3-0) | Καμία | 1 |
| BSET | s | Flag Set | SREG(s) ( 1 | SREG(s) | 1 |
| BCLR | s | Flag Clear | SREG(s) ( 0 | SREG(s) | 1 |
| BST | Rr, b | Bit Store from Register to T | T ( Rr(b) | T | 1 |
| BLD | Rd, b | Bit load from T to Register | Rd(b) ( T | Καμία | 1 |
| SEC |  | Set Carry | C ( 1 | C | 1 |
| CLC |  | Clear Carry | C ( 0 | C | 1 |
| SEN |  | Set Negative Flag | N ( 1 | N | 1 |
| CLN |  | Clear Negative Flag | N ( 0 | N | 1 |
| SEZ |  | Set Zero Flag | Z ( 1 | Z | 1 |
| CLZ |  | Clear Zero Flag | Z ( 0 | Z | 1 |
| SEI |  | Global Interrupt Enable | I ( 1 | I | 1 |
| CLI |  | Global Interrupt Disable | I ( 0 | I | 1 |
| SES |  | Set Signed Test Flag | S ( 1 | S | 1 |
| CLS |  | Clear Signed Test Flag | S ( 0 | S | 1 |
| SEV |  | Set | V ( 1 | V | 1 |
| CLV |  | Clear | V ( 0 | V | 1 |
| SET |  | Set | T ( 1 | T | 1 |
| CLT |  | Clear | T ( 0 | T | 1 |
| SHE |  | Set | H ( 1 | H | 1 |
| CLH |  | Clear | H ( 0 | H | 1 |

| MCU CONTROL INSTRUCTIONS |
| --- |
| NOP |  | No Operation |  | Καμία | 1 |
| SLEEP |  | Sleep | Sleep function | Καμία | 1 |
| WDR |  | Watchdog Reset | WDR/timer function | Καμία | 1 |
| BREAK |  | Break | For On-chip Debug Only | Καμία | N/A |

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Στις επόμενες σελίδες υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των εντολών του μικροελεγκτή AVR. Κάθε εντολή περιγράφεται με τον εξής τρόπο:

1.	Η περιγραφή της εντολής αποτελείται από το μνημονικό της ,τυπωμένο σε BOLDFACE, και από τα πεδία ορισμάτων με μεγαλύτερου μεγέθους χαρακτήρες.

2.	Οι επόμενες γραμμές περιέχουν μια συμβολική περιγραφή της λειτουργίας  της εντολής υπό το τίτλο λειτουργία.

4.	Αυτή ακολουθείται από μια διηγηματική περιγραφή της λειτουργίας της εντολής υπό το τίτλο περιγραφή.

5.	Οι ακόλουθες γραμμές περιέχουν τις σημαίες του καταχωρητή κατάστασης που επηρεάζονται από την εκτέλεση της εντολής.

6.	Ακολουθεί ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητή η σύνταξη της εντολής.

7.Η τελευταία  γραμμή περιέχει τον αριθμό των περιόδων ρολογιού (cycles) που απαιτούνται για την επεξεργασία της εντολής. Αν η εντολή έχει δύο δυνατούς χρόνους εκτέλεσης, όπως σε μια εντολή άλματος υπό συνθήκη, τότε οι δύο χρόνοι διαχωρίζονται από "/".

ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ADD Rd,Rr

Λειτουργία: Rd  Rd + Rr

Περιγραφή: Πρόσθεση 2

καταχωρητών χωρίς χρήση

κρατουμένου και αποθήκευση

στον καταχωρητή προορισμού

Rd.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: ADD R4,R5

Περίοδοι ρολογιού: 1

ADC Rd,Rr

Λειτουργία: Rd  Rd + Rr+C

Περιγραφή: Πρόσθεση 2

καταχωρητών με χρήση

κρατουμένου και αποθήκευση

στον καταχωρητή προορισμού

Rd.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: ADD R5,R6

Περίοδοι ρολογιού: 1

ADIW Rd,Κ

Λειτουργία:  Rd+1:Rd Rd+1:Rd + K

Περιγραφή: Πρόσθεση μιας τιμής Κ(0-63) σε ένα ζεύγος καταχωρητών και αποθήκευση στο ζεύγος καταχωρητών

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V

Παράδειγμα: ADD R24:R23,5

Περίοδοι ρολογιού: 2

SUB Rd,Rr

Λειτουργία:  Rd  Rd - Rr

Περιγραφή: Αφαίρεση 2

καταχωρητών χωρίς χρήση

κρατουμένου και αποθήκευση

στον καταχωρητή προορισμού

Rd

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: SUB R4,R5

Περίοδοι ρολογιού: 1

SUBI Rd,Κ

Λειτουργία:  Rd Rd - K

Περιγραφή: Αφαίρεση μιας τιμής

χωρίς χρήση κρατουμένου από

έναν καταχωρητή και

αποθήκευση στον καταχωρητή

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: SUBI R4,15

Περίοδοι ρολογιού: 1

SUBCI Rd,Κ

Λειτουργία:  Rd Rd – K-C

Περιγραφή: Αφαίρεση μιας τιμής

με χρήση κρατουμένου από έναν

καταχωρητή και αποθήκευση

στον καταχωρητή

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: SUB R9,2

Περίοδοι ρολογιού: 1

SBC Rd,Rr

Λειτουργία:  Rd  Rd – Rr-C

Περιγραφή: Αφαίρεση 2

καταχωρητών με χρήση

κρατουμένου και αποθήκευση

στον καταχωρητή προορισμού

Rd

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: SBC R4,R5

Περίοδοι ρολογιού: 1

SBIW Rd,Κ

Λειτουργία:   Rd+1:Rd Rd+1:Rd - K

Περιγραφή: Αφαίρεση μιας τιμής

από ένα ζεύγος καταχωρητών

και αποθήκευση στο ζεύγος

καταχωρητών

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V

Παράδειγμα: SBIW R26,8

Περίοδοι ρολογιού: 2

AND Rd,Rr

Λειτουργία:  Λογικό AND  Rd Rd Rr

Περιγραφή: Λογικό AND  μεταξύ

των περιεχομένων των

καταχωρητών Rd,Rr

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: AND R26,R8

Περίοδοι ρολογιού: 1

ANDI Rd,Κ

Λειτουργία:  Λογικό AND  Rd Rd K

Περιγραφή: Λογικό AND  μεταξύ

των περιεχομένων

του καταχωρητή Rd και της

σταθεράς Κ .Ο καταχωρητής Rd

είναι ένας από τους  R16-R31.H

σταθερά Κ είναι 8-bits

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: AND R26,8

Περίοδοι ρολογιού: 1

OR Rd,Rr

Λειτουργία:  Λογικό OR  Rd Rd v Rr

Περιγραφή: Λογικό OR  μεταξύ

των περιεχομένων των

καταχωρητών Rd,Rr

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: OR R2,R3

Περίοδοι ρολογιού: 1

ORI Rd,Κ

Λειτουργία:  Λογικό OR  Rd Rd vK

Περιγραφή: Λογικό OR  μεταξύ

των περιεχομένων του

καταχωρητή Rd και της σταθεράς

Κ .Ο καταχωρητής Rd είναι ένας

από τους  R16-R31.H σταθερά Κ

είναι 8-bits

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: ORI R16,0b10011101

Περίοδοι ρολογιού: 1

EOR Rd,Rr

Λειτουργία:  Λογικό EXOR  Rd Rd   Rr

Περιγραφή: Λογικό EXOR

(αποκλειστικό ‘ή’) μεταξύ των

περιεχομένων των

καταχωρητών Rd,Rr.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: ΕOR R2,R3

Περίοδοι ρολογιού: 1

COM Rd

Λειτουργία:  Rd $FF - Rd

Περιγραφή: Αντιστροφή των

περιεχομένων του καταχωρητή

Rd με χρήση αριθμητικής

συμπληρώματος του 1.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C, N,S,V

Παράδειγμα: COM R1

Περίοδοι ρολογιού: 1

NEG Rd

Λειτουργία:  Rd $00 - Rd

Περιγραφή: Αντιστροφή των

περιεχομένων του καταχωρητή

Rd με χρήση αριθμητικής

συμπληρώματος του 2.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C, N,S,V,H

Παράδειγμα: NEG R10

Περίοδοι ρολογιού: 1

SBR Rd,Κ

Λειτουργία:  Rd Rd v K

Περιγραφή: Τοποθέτηση

λογικού ‘1’ στα bits του

καταχωρητή Rd εκτελώντας

λογικό ORΙ μεταξύ των

περιεχομένων του καταχωρητή

Rd και της σταθεράς Κ. Ο

καταχωρητής Rd είναι ένας από

τους  R16-R31.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: SBR R18,4

Περίοδοι ρολογιού: 1

CBR Rd,Κ

Λειτουργία: RdRd ($FFh -K)

Περιγραφή: Τοποθέτηση

λογικού ‘0’ στα bits του

καταχωρητή Rd εκτελώντας

λογικό AND μεταξύ των

περιεχομένων του καταχωρητή

Rd και της σταθεράς Κ. Ο

καταχωρητής Rd είναι ένας από

τους  R16-R31.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: CBR R16,5

Περίοδοι ρολογιού: 1

INC Rd

Λειτουργία:  Rd Rd + 1

Περιγραφή: Αύξηση των

περιεχομένων του καταχωρητή

Rd κατά μία μονάδα.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: INC R1

Περίοδοι ρολογιού: 1

DEC Rd

Λειτουργία:  Rd Rd - 1

Περιγραφή: Μείωση των

περιεχομένων του καταχωρητή

Rd κατά μία μονάδα.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: DEC R5

Περίοδοι ρολογιού: 1

TST Rd

Λειτουργία:  Rd Rd Rd

Περιγραφή: Έλεγχος μηδενικής

ή αρνητικής τιμής των

περιεχομένων του καταχωρητή Rd.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: TST R3

Περίοδοι ρολογιού: 1

CLR Rd

Λειτουργία:   Rd Rd Rd

Περιγραφή: Μηδενισμός του

καταχωρητή Rd με εκτέλεση

αποκλειστικού ‘ή’ μεταξύ του

καταχωρητή και του εαυτού του.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: CLR R3

Περίοδοι ρολογιού: 1

SER Rd

Λειτουργία:   Rd $FF

Περιγραφή: Τοποθέτηση ‘1’ σε

όλα τα bits του καταχωρητή με

φόρτωση της τιμής $FF.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, N,S,V

Παράδειγμα: SER R3

Περίοδοι ρολογιού: 1

MUL Rd,Rr

Λειτουργία:  R1, R0 Rd Rr

Περιγραφή: Μη προσημασμένος πολλαπλασιασμός μεταξύ των περιεχομένων των καταχωρητών Rd,Rr. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο ζεύγος καταχωρητών R1, R0.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, C

Παράδειγμα: MUL R3,R2

Περίοδοι ρολογιού: 2

MULS Rd,Rr

Λειτουργία:  R1, R0 Rd Rr

Περιγραφή: Προσημασμένος πολλαπλασιασμός μεταξύ των καταχωρητών Rd,Rr. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο ζεύγος καταχωρητών R1, R0.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, C

Παράδειγμα: MULS R23,R21

Περίοδοι ρολογιού: 2

MULSU Rd,Rr

Λειτουργία:  R1, R0 Rd Rr

Περιγραφή: Προσημασμένος πολλαπλασιασμός μεταξύ των καταχωρητών Rd(προσημασμένου),Rr(μη- προσημασμένου). Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο ζεύγος καταχωρητών R1, R0.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, C

Παράδειγμα: MULSU R21,R20

Περίοδοι ρολογιού: 2

FMUL Rd,Rr

Λειτουργία:  R1, R0 Rd Rr

Περιγραφή: Μη προσημασμένος δεκαδικός πολλαπλασιασμός μεταξύ των περιεχομένων των καταχωρητών Rd (μορφοποίηση 1.7) και Rr (μορφοποίηση 1.7). Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο ζεύγος καταχωρητών R1, R0(μορφοποίηση 1.15),.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, C

Παράδειγμα: FMUL R22,R20

Περίοδοι ρολογιού: 2

FMULS Rd,Rr

Λειτουργία:  R1, R0 Rd Rr

Περιγραφή: Προσημασμένος δεκαδικός πολλαπλασιασμός μεταξύ των περιεχομένων των καταχωρητών Rd (μορφοποίηση 1.7) και Rr (μορφοποίηση 1.7). Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο ζεύγος καταχωρητών R1, R0(μορφοποίηση 1.15),.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, C

Παράδειγμα: FMULS R23,R22

Περίοδοι ρολογιού: 2

FMULSU Rd,Rr

Λειτουργία:  R1, R0 Rd Rr

Περιγραφή: Προσημασμένος δεκαδικός πολλαπλασιασμός μεταξύ των περιεχομένων των καταχωρητών Rd (προσημασμένος με μορφοποίηση 1.7) και Rr (μη-προσημασμένος με μορφοποίηση 1.7). Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο ζεύγος καταχωρητών R1, R0(μορφοποίηση 1.15),.

Ενημέρωση σημαιών:  Z, C

Παράδειγμα: FMULSU R23,R22

Περίοδοι ρολογιού: 2

Εντολές ελέγχου ροής του προγράμματος και διακλάδωσης

RJMP k

Λειτουργία:  PCPC + k + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα σε μια διεύθυνση της μνήμης προγράμματος μεταξύ PC - 2K +1 και PC + 2K .

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: rjmp ok

error: add r16,r17

inc r16

ok: nop

Περίοδοι ρολογιού: 2

IJMP

Λειτουργία: PC Z(15:0)

Περιγραφή: Έμμεση εκτέλεση άλματος σε θέση της μνήμης προγράμματος η διεύθυνση της οποίας αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του καταχωρητή δείκτη Ζ .

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ldi r30,low

Ldi r31,high

ijmp

Περίοδοι ρολογιού: 2

JMP k

Λειτουργία:   PC k

Περιγραφή: Απλό άλμα σε μια θέση της μνήμης προγράμματος.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: jmp farplc ; άλμα χωρίς συνθήκη

;

farplc: nop ;

Περίοδοι ρολογιού: 3

RCALL k

Λειτουργία:  PC PC + k + 1

Περιγραφή: Σχετική κλήση ρουτίνας σε μια διεύθυνση μεταξύ PC - 2K +1 και PC + 2K.Η διεύθυνση επιστροφής αποθηκεύεται στη στοίβα.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: rcall routine ; κλήση υπορουτίνας

;

routine: push r14 ; αποθήκευση καταχωρητή στη στοίβα

;

pop r14 ; ανάκτηση καταχωρητή από τη στοίβα

ret ; επιστροφή από υπορουτίνα

Περίοδοι ρολογιού:3/4

ICALL k

Λειτουργία:  PC Z(15:0)

Περιγραφή: Έμμεση κλήση υπορουτίνας η διεύθυνση της οποίας αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του καταχωρητή δείκτη Ζ .

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ldi r30,low

Ldi r31,high

icall

Περίοδοι ρολογιού:3/4

CALL k

Λειτουργία:  PC k

Περιγραφή: Κλήση υπορουτίνας εντός της μνήμης προγράμματος . Η διεύθυνση επιστροφής αποθηκεύεται στη στοίβα.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: call delay

Περίοδοι ρολογιού: 4/5

RET

Λειτουργία:  PC Stack

Περιγραφή: Επιστροφή από υπορουτίνα. Η διεύθυνση επιστροφής φορτώνεται από τη στοίβα.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: pop sreg

ret

Περίοδοι ρολογιού: 4/5

RETI

Λειτουργία:  PC Stack

Περιγραφή: Επιστροφή από ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής. Η διεύθυνση επιστροφής φορτώνεται από τη στοίβα και η σημαία ολικών διακοπών τίθεται.

Ενημέρωση σημαιών:  Ι

Παράδειγμα: pop sreg

reti

Περίοδοι ρολογιού: 4/5

CPSE Rd,Rr

Λειτουργία:  Αν Rd = Rr τότε PCPC + 2 (ή 3) αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σύγκριση μεταξύ των καταχωρητών Rd,Rr. Σε περίπτωση ισότητας παρακάμπτεται η επόμενη εντολή.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: cpse r4,r0

neg r4 ;εκτέλεση όταν r4<>r0

nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2/3

CP Rd,Rr

Λειτουργία:  Rd - Rr

Περιγραφή: Σύγκριση με υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ των καταχωρητών Rd,Rr.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: cp r4,r19

brne noteq ; διακλάδωση σε περίπτωση ανισότητας

Περίοδοι ρολογιού: 1

CPC Rd,Rr

Λειτουργία:  Rd – Rr-C

Περιγραφή: Σύγκριση με υπολογισμό της διαφοράς και χρήση κρατουμένου μεταξύ των καταχωρητών Rd,Rr.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: cp r2,r0

cpc r3,r1

breq equal ; διακλάδωση σε περίπτωση ισότητας

Περίοδοι ρολογιού: 1

CPI Rd,Κ

Λειτουργία:  Rd - K

Περιγραφή: Σύγκριση με υπολογισμό της διαφοράς και χρήση κρατουμένου μεταξύ του καταχωρητή Rd και μιας σταθεράς. Ο καταχωρητής Rd είναι ένας από τους  R16-R31

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: cpi r19,3

brne error ; διακλάδωση σε περίπτωση ανισότητας

Περίοδοι ρολογιού: 1

SBRC Rr,b

Λειτουργία:  Αν Rr(b) = 0 τότε PC PC + 2 (ή 3) αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Αν το bit (b) του καταχωρητή είναι 0 (Rr(b) = 0) τότε παρακάμπτεται η επόμενη εντολή.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: loop: in r4,PINB

sbrc r4,1

rjmp loop

ser r4

Περίοδοι ρολογιού: 1/2/3

SBRS Rr,b

Λειτουργία:  Αν Rr(b) = 1 τότε PC PC + 2 (ή 3) αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Αν το bit (b) του καταχωρητή είναι 1 (Rr(b) = 1) τότε παρακάμπτεται η επόμενη εντολή.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: loop: in r4,PINB

sbrs r4,2

rjmp loop

clr r4

Περίοδοι ρολογιού: 1/2/3

SBIC A,b

Λειτουργία:  Αν I/O(A,b) = 0 τότε PCPC + 2 (or 3) αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Αν το bit (b) του καταχωρητή εισόδου-εξόδου είναι 0 (Α(b) = 0) τότε παρακάμπτεται η επόμενη εντολή.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: e2wait: sbic $1C,1   ; Αν το EEWE είναι 0,παρέκαμψε επόμενη εντολή

rjmp e2wait   ;η εγγραφή της EEPROM δεν ολοκληρώθηκε

nop ;

Περίοδοι ρολογιού: 1/2/3

SBIS A,b

Λειτουργία:  Αν I/O(A,b) = 1 τότε PCPC + 2 (ή 3) αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Αν το bit (b) του καταχωρητή εισόδου-εξόδου είναι 1 (Α(b) = 1) τότε παρακάμπτεται η επόμενη εντολή.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: wait: sbis PINB,0

rjmp wait

Περίοδοι ρολογιού: 1/2/3

BRBS s,k

Λειτουργία:  Αν SREG(s) = 1 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα  υπό συνθήκη. Αν το bit s του καταχωρητή κατάστασης είναι 1 (SREG(s) = 1) τότε εκτελείται άλμα στην διεύθυνση της μνήμης προγράμματος που βρίσκεται k θέσεις μετά σε σχέση με τον μετρητή προγράμματος.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: bst r0,3 ;Φόρτωση του bit 3 του r0 στο T

brbs 6,bitset ; διακλάδωση αν το bit T είναι 1

...

bitset: nop ; προορισμός διακλάδωσης

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRBC s,k

Λειτουργία:  Αν SREG(s) = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα  υπό συνθήκη. Αν το bit s του καταχωρητή κατάστασης είναι 0 (SREG(s) = 0) τότε εκτελείται άλμα στην διεύθυνση της μνήμης προγράμματος που βρίσκεται k θέσεις μετά σε σχέση με τον μετρητή προγράμματος.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: bst r0,4 ;Φόρτωση του bit 4 του r0 στο T

brbs 6,bitclr ; διακλάδωση αν το bit T είναι 0

...

bitclr: nop ; προορισμός διακλάδωσης

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BREQ k

Λειτουργία:  Αν Rd = Rr (Z = 1) τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα  σε περίπτωση ισότητας. Όταν η σημαία μηδενός ισούται με 1(Z = 1)  τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBS 1,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: cp r1,r0

breq equal

…

equal: nop ; προορισμός διακλάδωσης

Περίοδοι ρολογιού: ½

BRNE k

Λειτουργία:  Αν Rd <> Rr (Z = 0) τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα  σε περίπτωση ανισότητας. Όταν η σημαία μηδενός ισούται με 0 (Z = 0) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 1,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: cp r1,5

brne notequal

…

notequal: nop ; προορισμός διακλάδωσης

Περίοδοι ρολογιού: ½

BRCS k

Λειτουργία:  Αν C = 1 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία κρατουμένου ισούται με 1 (C = 1) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBS 0,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: cpi r26,$56

brcs carry ;

..

carry: nop; προορισμός διακλάδωσης

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRCC k

Λειτουργία:  Αν C = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία κρατουμένου ισούται με 0 (C = 0) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 0,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα:  add r22,r23

brcc nocarry

...

nocarry: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRSH k

Λειτουργία:  Αν Rd>=Rr (C = 0) τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σύγκριση δώσει μεγαλύτερο ή ίσο (C = 0) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 0,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: subi r19,4 ;

brsh highsm ;

...

highsm: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRLO k

Λειτουργία:  Αν Rd<Rr (C = 1) τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σύγκριση δώσει μικρότερο (C = 1) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBS 0,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: loop: inc r19

cpi r19,$10 ;

brlo loop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRMI k

Λειτουργία:  Αν N = 1 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σύγκριση δώσει  (Ν = 1) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBS 2,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: subi r18,4

brmi negative

...

negative: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRPL k

Λειτουργία:  Αν N = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σύγκριση δώσει  (Ν = 0) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 2,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: subi r26,$50

brpl positive

...

positive: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRGE k

Λειτουργία:  Αν Rd>=Rr (S=N V = 0) τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σύγκριση προσημασμένου δώσει μεγαλύτερο ή ίσο  (S = 0) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 4,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: cp r21,r19 ;

brge greateq

...

greateq:

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRLT k

Λειτουργία:  Αν Rd<Rr (S=N V = 1) τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σύγκριση προσημασμένου δώσει μικρότερο  (S = 1) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBS 4,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: cp r21,r19 ;

brlt less ;

...

less: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRHS k

Λειτουργία:  Αν H = 1 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία δεκαδικού κρατουμένου ισούται με 1 τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBS 5,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: brhs hset

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRHC k

Λειτουργία:  Αν H = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία δεκαδικού κρατουμένου ισούται με 0 τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 5,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: brhc hclr

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRTS k

Λειτουργία:  Αν T = 1 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία T ισούται με 1 τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBS 6,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: bst r3,5

brts tset

...

tset: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRTC k

Λειτουργία:  Αν T = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία T ισούται με 0 τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 6,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: bst r3,5

brtc tclear

...

tclear:

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRVS k

Λειτουργία:  Αν  V = 1 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία υπερχείλισης V ισούται με 1 τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBS 3,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: add r3,r4

brvs overfl

...

overfl: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRVC k

Λειτουργία:  Αν  V = 0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία υπερχείλισης V ισούται με 0 τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 3,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: add r3,r4

brvc nooverfl

...

nooverfl: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRIE k

Λειτουργία:  Αν  I=1 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PCPC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία ολικών διακοπών ισούται με 1(Ι=1) τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBS 7,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: brie inten ;άλμα όταν οι διακοπές είναι ενεργοποιημένες

...

inten: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

BRID k

Λειτουργία:  Αν  I=0 τότε PC PC + k + 1, αλλιώς PC PC + 1

Περιγραφή: Σχετικό άλμα υπό συνθήκη. Όταν η σημαία ολικών διακοπών ισούται με 0(Ι=0),δηλαδή οι διακοπές είναι απενεργοποιημένες, τότε εκτελείται σχετική διακλάδωση. Ισοδυναμεί στην εντολή BRBC 7,k.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: brid intdis ;άλμα όταν οι διακοπές είναι απενεργοποιημένες

...

intdis: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1/2

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

MOV Rd,Rr

Λειτουργία:  Rd Rr

Περιγραφή: Το περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αντιγράφεται στον Rd. Ο Rr παραμένει αναλλοίωτος.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: mov r7,r4

Περίοδοι ρολογιού: 1

MOVW Rd,Rr

Λειτουργία:  Rd+1:Rd Rr+1:Rr

Περιγραφή: Το περιεχόμενο του ζεύγους καταχωρητών Rr+1:Rr αντιγράφεται στο ζεύγος καταχωρητών Rd+1:Rd.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: mov r26,r28

Περίοδοι ρολογιού: 1

LDI Rd,Κ

Λειτουργία:  Rd K

Περιγραφή: Άμεση φόρτωση μιας σταθεράς 8-bit στον καταχωρητή Rd. Ο καταχωρητής Rd είναι ένας από τους  R16-R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ldi r20,$8

Περίοδοι ρολογιού: 1

LDS Rd,Κ

Λειτουργία:  Rd (k)

Περιγραφή: Τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (k) φορτώνονται στον καταχωρητή Rd.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: lds r20,$FA00

Περίοδοι ρολογιού: 2

LD Rd,X

Λειτουργία:  Rd (X)

Περιγραφή: Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Χ). Ο καταχωρητής Χ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R26:R27.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ld r2,X

Περίοδοι ρολογιού: 2

LD Rd,X+

Λειτουργία:  Rd (X) ,X X +1

Περιγραφή: Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Χ). Αύξηση του καταχωρητής Χ κατά μία μονάδα. Ο καταχωρητής Χ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R26:R27.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ld r2,X+

Περίοδοι ρολογιού: 2

LD Rd,-X

Λειτουργία:   X X - 1, Rd (X)

Περιγραφή: Μείωση του καταχωρητής Χ κατά μία μονάδα. Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Χ). Ο καταχωρητής Χ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R26:R27.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ld r6,-X

Περίοδοι ρολογιού: 2

LD Rd,Υ

Λειτουργία:  Rd (Υ)

Περιγραφή: Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Υ). Ο καταχωρητής Υ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R28:R29.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ld r2,Υ

Περίοδοι ρολογιού: 2

LD Rd,Υ+

Λειτουργία:  Rd (Υ) ,Υ Υ+ 1

Περιγραφή: Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Υ). Αύξηση του καταχωρητής Υ κατά μία μονάδα. Ο καταχωρητής Υ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R28:R29.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ld r2,Υ+

Περίοδοι ρολογιού: 2

LD Rd,-Υ

Λειτουργία:  Υ Υ- 1, Rd (Υ)

Περιγραφή: Μείωση του καταχωρητής Υ κατά μία μονάδα. Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Υ). Ο καταχωρητής Υ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R28:R29.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ld r16,-Υ

Περίοδοι ρολογιού: 2

LDD Rd,Υ+q

Λειτουργία:  Rd (Y+q)

Περιγραφή: Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Υ+q). Ο καταχωρητής Υ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R28:R29.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ld r6,Υ+4

Περίοδοι ρολογιού: 2

LD Rd,Z

Λειτουργία:  Rd (Z)

Περιγραφή: Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Z). Ο καταχωρητής Z είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ld r4,Z

Περίοδοι ρολογιού: 2

LD Rd,Z+

Λειτουργία:  Rd (Z) , Z Z + 1

Περιγραφή: Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Z). Αύξηση του καταχωρητής Z κατά μία μονάδα. Ο καταχωρητής Z είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ld r12,Z+

Περίοδοι ρολογιού: 2

LD Rd,-Z

Λειτουργία:  Z Z- 1, Rd (Z)

Περιγραφή: Μείωση του καταχωρητής Z κατά μία μονάδα. Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Z). Ο καταχωρητής Z είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ld r16,-Z

Περίοδοι ρολογιού: 2

LDD Rd,Z+q

Λειτουργία:  Rd (Z+q)

Περιγραφή: Έμμεση φόρτωση του καταχωρητή Rd με τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης (Z+q). Ο καταχωρητής Z είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: ldd r2,Z+2

Περίοδοι ρολογιού: 2

STS Rr,Κ

Λειτουργία:  (k) Rr

Περιγραφή: Άμεση αποθήκευση καταχωρητή. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (k).

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: sts $4A00,r20

Περίοδοι ρολογιού: 2

ST Χ,Rr

Λειτουργία:  (X) Rr

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (X). Ο καταχωρητής Χ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R26:R27.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: st X,r3

Περίοδοι ρολογιού: 2

ST Χ+,Rr

Λειτουργία:  (X) Rr , X X+1

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (X). Αύξηση του καταχωρητή Χ κατά μία μονάδα. Ο καταχωρητής Χ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R26:R27.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: st X+,r2

Περίοδοι ρολογιού: 2

ST -Χ,Rr

Λειτουργία:  X X-1 , (X) Rr

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή. Μείωση του καταχωρητής Χ κατά μία μονάδα .Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (X). Ο καταχωρητής Χ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R26:R27.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: st -X,r12

Περίοδοι ρολογιού: 2

ST Y,Rr

Λειτουργία:  (Y) Rr

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (Y). Ο καταχωρητής Y είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R28:R29.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: st Y,r3

Περίοδοι ρολογιού: 2

ST Y+,Rr

Λειτουργία:   (Y) Rr , Y Y+1

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (Y). Αύξηση του καταχωρητή Y κατά μία μονάδα. Ο καταχωρητής Y είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R28:R29.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: st Y+,r1

Περίοδοι ρολογιού: 2

ST -Y,Rr

Λειτουργία:  Y Y-1 , (Y) Rr

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή. Μείωση του καταχωρητή Y κατά μία μονάδα .Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (Y). Ο καταχωρητής Y είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R28:R29.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: st -Y,r1

Περίοδοι ρολογιού: 2

STD Υ+q, Rr

Λειτουργία:  (Y+q) Rr

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή με χρήση μετατόπισης. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (Υ+q). Ο καταχωρητής Υ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R28:R29.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: std Υ+4,r2

Περίοδοι ρολογιού: 2

ST Ζ, Rr

Λειτουργία:  (Ζ) Rr

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (Ζ). Ο καταχωρητής Ζ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: st Ζ,r2

Περίοδοι ρολογιού: 2

ST Ζ+,Rr

Λειτουργία:  (Y) Rr  ,  Ζ Ζ+1

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (Ζ). Αύξηση του καταχωρητή Ζ κατά μία μονάδα. Ο καταχωρητής Ζ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: st Ζ+,r1

Περίοδοι ρολογιού: 2

ST -Ζ,Rr

Λειτουργία:  Ζ Ζ-1 , (Ζ) Rr

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή. Μείωση του καταχωρητή Ζ κατά μία μονάδα .Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (Ζ). Ο καταχωρητής Ζ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: st -Ζ,r5

Περίοδοι ρολογιού: 2

STD Ζ+q, Rr

Λειτουργία:  (Ζ+q) Rr

Περιγραφή: Έμμεση αποθήκευση καταχωρητή με χρήση μετατόπισης. Τo περιεχόμενο του καταχωρητή Rr αποθηκεύεται στη θέση μνήμης (Ζ+q). Ο καταχωρητής Ζ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: std Ζ+6,r2

Περίοδοι ρολογιού: 2

LPM

Λειτουργία:  R0 (Z)

Περιγραφή: Φόρτωση των περιεχομένων μιας θέσης μνήμης. Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης προγράμματος (Ζ) φορτώνεται στον καταχωρητή R0. Ο καταχωρητής Z είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: lpm

Περίοδοι ρολογιού: 3

LPM Rd,Z

Λειτουργία:  Rd (Z)

Περιγραφή: Φόρτωση των περιεχομένων μιας θέσης μνήμης. Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης προγράμματος (Ζ) φορτώνεται στον καταχωρητή Rd. Ο καταχωρητής Z είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: lpm r4,Z

Περίοδοι ρολογιού: 3

LPM Rd,Z+

Λειτουργία: Rd (Z), Z Z + 1

Περιγραφή: Φόρτωση των περιεχομένων μιας θέσης μνήμης. Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης προγράμματος (Ζ) φορτώνεται στον καταχωρητή Rd. Αύξηση του καταχωρητή Ζ κατά μία μονάδα. Ο καταχωρητής Z είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: lpm r24,Z+

Περίοδοι ρολογιού: 3

SPM

Λειτουργία:  (Z) R1:R0

Περιγραφή: (Store Program Memory) Έμμεση αποθήκευση ζεύγους καταχωρητών. Τo περιεχόμενο των καταχωρητών R1:R0 αποθηκεύεται στη θέση μνήμης προγράμματος (Ζ). Ο καταχωρητής Ζ είναι ένας καταχωρητής δείκτη που αντιστοιχεί στο ζεύγος καταχωρητών εργασίας R30:R31.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: spm

Περίοδοι ρολογιού: -

IN Rd,A

Λειτουργία: Rd  I/O(A)

Περιγραφή: Εισαγωγή δεδομένων από καταχωρητή εισόδου-εξόδου (θύρες, χρονιστές, καταχ/τες κλπ) σε καταχωρητή Rd.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: in r3,PIND

Περίοδοι ρολογιού: 1

OUT A,Rr

Λειτουργία:  I/O(A) Rr

Περιγραφή: Εξαγωγή δεδομένων από καταχωρητή Rr σε καταχωρητή εισόδου-εξόδου (θύρες, χρονιστές, καταχ/τες κλπ).

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: out PORTC,r6

Περίοδοι ρολογιού: 1

PUSH Rr

Λειτουργία:   STACK Rr

Περιγραφή: Αποθήκευση περιεχομένων καταχωρητή Rr στη στοίβα. Μείωση του δείκτη στοίβας κατά μία μονάδα.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: push r3

Περίοδοι ρολογιού: 2

POP Rd

Λειτουργία:  Rd STACK

Περιγραφή: Αύξηση του δείκτη στοίβας κατά μία μονάδα. Αποθήκευση περιεχομένων της στοίβας στον καταχωρητή Rd.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: pop r3

Περίοδοι ρολογιού: 2

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ BIT

LSL Rd

Λειτουργία:  Rd(n+1) Rd(n) , Rd(0)  0 ,C Rd(7)

Περιγραφή: Ολίσθηση των bits

του καταχωρητή Rd μία θέση

προς τα αριστερά.

Το bit0 μηδενίζεται και το bit7 φορτώνεται στη σημαία C του SREG.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: lsl r1

Περίοδοι ρολογιού: 1

LSR Rd

Λειτουργία:  Rd(n) Rd(n+1) , Rd(7)  0 ,C Rd(0)

Περιγραφή: Ολίσθηση των bits

του καταχωρητή Rd μία θέση

προς τα δεξιά. Το bit7

μηδενίζεται και το bit0

φορτώνεται στη σημαία C του

SREG.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V

Παράδειγμα: lsr r21

Περίοδοι ρολογιού: 1

ROL Rd

Λειτουργία:  Rd(0)  C , Rd(n+1) Rd(n) , C Rd(7)

Περιγραφή: Περιστροφή των bits του καταχωρητή Rd μία θέση προς τα αριστερά μέσω της σημαίας κρατουμένου. Η σημαία C ολισθαίνει στο bit0 και το bit7 ολισθαίνει στη σημαία C.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V,H

Παράδειγμα: rol r2

Περίοδοι ρολογιού: 1

ROR Rd

Λειτουργία:  Rd(7)  C , Rd(n) Rd(n+1) , C Rd(0)

Περιγραφή: Περιστροφή των bits του καταχωρητή Rd μία θέση προς τα δεξιά μέσω της σημαίας κρατουμένου. Η σημαία C ολισθαίνει στο bit7 και το bit0 ολισθαίνει στη σημαία C.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V

Παράδειγμα: ror r2

Περίοδοι ρολογιού: 1

ASR Rd

Λειτουργία:  Rd(n) Rd(n+1) n=0..6, CRd(0)

Περιγραφή: Ολίσθηση των bits

του καταχωρητή Rd μία θέση

προς τα δεξιά. Το bit7 διατηρείται

σταθερό και το bit0 ολισθαίνει

στη σημαία C.

Ενημέρωση σημαιών:  Z,C,N,S,V

Παράδειγμα: asr r5

Περίοδοι ρολογιού: 1

SWAP Rd

Λειτουργία:  R(7:4) Rd(3:0), R(3:0) Rd(7:4)

Περιγραφή: Εναλλαγή των

τμημάτων  high και low ενός

byte.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: swap r1

Περίοδοι ρολογιού: 1

BSET s

Λειτουργία:  SREG(s) 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση

σημαίας του καταχωρητή

κατάστασης.

Ενημέρωση σημαιών:  SREG(s)

Παράδειγμα: bset 5

Περίοδοι ρολογιού: 1

BCLR s

Λειτουργία:  SREG(s) 0

Περιγραφή: Μηδενισμός

σημαίας του καταχωρητή

κατάστασης.

Ενημέρωση σημαιών:  SREG(s)

Παράδειγμα: bclr 7

Περίοδοι ρολογιού: 1

SBI A,s

Λειτουργία:  I/O(A,b) 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση του

bit s ενός καταχωρητή εισόδου-

εξόδου.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: sbi portc,0

Περίοδοι ρολογιού: 1

CBI A,s

Λειτουργία:  I/O(A,b) 0

Περιγραφή: Μηδενισμός του bit

s ενός καταχωρητή εισόδου-

εξόδου.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: cbi portc,0

Περίοδοι ρολογιού: 1

BST Rd,b

Λειτουργία:  T Rd(b)

Περιγραφή: Αποθήκευση του bit

b του καταχωρητή Rd στη

σημαία Τ του SREG.

Ενημέρωση σημαιών:  T

Παράδειγμα: bst r2,1

Περίοδοι ρολογιού: 1

BLD Rd,b

Λειτουργία:  Rd(b) T

Περιγραφή: Αποθήκευση της

σημαίας Τ του SREG στο bit b

του καταχωρητή Rd.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: bld r2,1

Περίοδοι ρολογιού: 1

SEC

Λειτουργία:  C 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση της

σημαίας κρατουμένου του

καταχωρητή κατάστασης.

Ενημέρωση σημαιών:  C

Παράδειγμα: sec

Περίοδοι ρολογιού: 1

CLC

Λειτουργία:  C 0

Περιγραφή: Μηδενισμός της

σημαίας κρατουμένου του

καταχωρητή κατάστασης.

Ενημέρωση σημαιών:  C

Παράδειγμα: clc

Περίοδοι ρολογιού: 1

SEN

Λειτουργία:  N 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση της

σημαίας αρνητικού προσήμου

του καταχωρητή κατάστασης.

Ενημέρωση σημαιών:  Ν

Παράδειγμα: sen

Περίοδοι ρολογιού: 1

CLN

Λειτουργία:  N 0

Περιγραφή: Μηδενισμός της

σημαίας αρνητικού προσήμου.

Ενημέρωση σημαιών:  N

Παράδειγμα: cln

Περίοδοι ρολογιού: 1

SEZ

Λειτουργία:  Z 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση της

σημαίας μηδενισμού του

καταχωρητή κατάστασης.

Ενημέρωση σημαιών:  Z

Παράδειγμα: sez

Περίοδοι ρολογιού: 1

CLZ

Λειτουργία:  Z 0

Περιγραφή: Απενεργοποίηση

της σημαίας μηδενισμού.

Ενημέρωση σημαιών:  Ζ

Παράδειγμα: clz

Περίοδοι ρολογιού: 1

SEI

Λειτουργία:  Ι 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση της

σημαίας διακοπών του

καταχωρητή κατάστασης.

Ενημέρωση σημαιών:  Ι

Παράδειγμα: sei

Περίοδοι ρολογιού: 1

CLI

Λειτουργία:  I 0

Περιγραφή: Απενεργοποίηση

της σημαίας διακοπών.

Ενημέρωση σημαιών:  I

Παράδειγμα: cli

Περίοδοι ρολογιού: 1

SES

Λειτουργία:  S 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση της

σημαίας προσήμου του

καταχωρητή κατάστασης.

Ενημέρωση σημαιών:  S

Παράδειγμα: ses

Περίοδοι ρολογιού: 1

CLS

Λειτουργία:  S 0

Περιγραφή: Απενεργοποίηση

της σημαίας προσήμου.

Ενημέρωση σημαιών:  I

Παράδειγμα: cls

Περίοδοι ρολογιού: 1

SEV

Λειτουργία:  V 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση της

σημαίας υπερχείλισης στην

αριθμητική συμπληρώματος του

2.

Ενημέρωση σημαιών:  V

Παράδειγμα: sev

Περίοδοι ρολογιού: 1

CLV

Λειτουργία:  V 0

Περιγραφή: Απενεργοποίηση

της σημαίας υπερχείλισης.

Ενημέρωση σημαιών:  V

Παράδειγμα: clv

Περίοδοι ρολογιού: 1

SET

Λειτουργία:  T 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση της

σημαίας αντιγραφής και

αποθήκευσης.

Ενημέρωση σημαιών:  Τ

Παράδειγμα: set

Περίοδοι ρολογιού: 1

CLT

Λειτουργία:  T 0

Περιγραφή: Απενεργοποίηση

της σημαίας αντιγραφής και

αποθήκευσης.

Ενημέρωση σημαιών:  T

Παράδειγμα: clt

Περίοδοι ρολογιού: 1

SEH

Λειτουργία:  H 1

Περιγραφή: Ενεργοποίηση της

σημαίας δεκαδικού κρατουμένου.

Ενημέρωση σημαιών:  H

Παράδειγμα: seh

Περίοδοι ρολογιού: 1

CLΗ

Λειτουργία:  Η 0

Περιγραφή: Απενεργοποίηση

της σημαίας δεκαδικού

κρατουμένου.

Ενημέρωση σημαιών:  Η

Παράδειγμα: clh

Περίοδοι ρολογιού: 1

SLEEP

Περιγραφή: Θέτει το κύκλωμα

σε ανενεργό κύκλο που

προσδιορίζεται από τον

καταχωρητή ελέγχου της MCU.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: sleep

Περίοδοι ρολογιού: 1

WDR

Περιγραφή: Επαναθέτει τον

χρονιστή επιτήρησης.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: wdr

Περίοδοι ρολογιού: 1

NOP

Περιγραφή: Καμία λειτουργία.

Ενημέρωση σημαιών:  καμία

Παράδειγμα: nop

Περίοδοι ρολογιού: 1

# 3.6 Βιβλιογραφία

- Φύλλα προδιαγραφών

  - ATmega16(L)

  - LM35DZ Temperature sensor

  - I2C EEPROM

- Βιβλία

- Συστήματα Μικροϋπολογιστών, Κ.Ζ. Πεκμεστζή

- Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών, Κ.Ζ. Πεκμεστζή

- Προγραμματίζοντας τον μικροελεγκτή AVR, D.V. Gadre

- Εγχειρίδιο της C, Peter Aitken, Brandley L.Jones

- Η γλώσσα προγραμματισμού C, B.W. Kernighan D.M. Ritchie

- Δικτυακοί τόποι

- www.atmel.com

- http://sourceforge.net/projects/winavr

- http://www.gnu.org

- http://www.avrfreaks.net

- Εγχειρίδια

- AVR STK500 User Guide

- AVRStudio User Guide

- AVRStudio Assembler

- WinAVR User Guide

# ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ					4

1. Θύρες Εισόδου-εξόδου (διακόπτες και leds)

|On-Off leds

Επίδειξη των leds και των switches (συνδεσμολογία των leds και των switches)

Συνεχής ανάγνωση και έλεγχος μιας θύρας

Συνδυαστικό πρόβλημα για υλοποίηση μιας λογικής εξίσωσης

2. Διακοπές

Πρόκληση εξωτερικής διακοπής ΙΝΤ0 (int0.asm)

Διαχ/ση εξωτερικής διακοπής IRQ0. Πρόκληση EXT_INT0 με πάτημα διακόπτη PD2. Εμφάνιση στα leds.

Πρόκληση εξωτερικής διακοπής ΙΝΤ1 (int1.asm)

O επεξεργαστής εισέρχεται σε idle mode και αφυπνίζεται με εξωτερική διακοπή ΙΝΤ1 (διακόπτης PD3). Εμφάνιση στα leds.

Αφύπνιση από sleep mode με εξωτερική διακοπή ΙΝΤ0 (int0_sleep)

O επεξεργαστής εισέρχεται σε sleep mode και αφυπνίζεται με εξωτερική διακοπή ΙΝΤ0 (διακόπτης PD2).

3. Χρονιστές/Μετρητές

Λειτουργία χρονιστή0- διακοπή ανά 2sec(timer0)

Προκαλείται διακοπή υπερχείλισης του timer0 που σηματοδοτεί άναμμα leds ανά τακτό χρονικό διάστημα που καθορίζει ο χρήστης. Με ρύθμιση prescaler.

Λειτουργία χρονιστή0-PWM (κανονική και ανάστροφη) για οδήγηση φωτεινότητας LED (conter3.asm και conter2.c)

Διαμόρφωση πλάτους παλμού σε κανονική (μηδενισμός OC0) και ανάστροφη (θέσιμο OC0) FAST PWM λειτουργία.. Με ρύθμιση prescaler.

Λειτουργία χρονιστή1 - διακοπή ανά 2sec(timer1)

Προκαλείται διακοπή υπερχείλισης του timer1 που σηματοδοτεί άναμμα leds ανά τακτό χρονικό διάστημα που καθορίζει ο χρήστης (δυνατότητα δημιουργίας ρολογιού)

Ο watch dog timer παράγει περιοδικά ένα reset (wdog_timer)

ο watch dog timer παράγει περιοδικά ένα reset, όταν δεν έχει απενεργοποιηθεί ή μηδενιστεί μέσω της εντολής WDR. Όταν εκτελέσει τους απαιτούμενους κύκλους και προκύψει time-out, σβήνει το led0

4. USART

Απεικόνιση χαρακτήρων ASCII στο hyperterminal

(uart_char.asm)

Απεικόνιση συμβολοσειράς από μνήμη SRAM στο hyperterminal(uart_string7)

(με χρήση δεικτών)

Αντιγραφή δεδομένων από μνήμη προγράμματος στην SRAM  και απεικόνιση στο hyperterminal όταν προκύπτει ΙΝΤ0, ή αναβοσβημα leds όταν προκύπτει ΙΝΤ1(uart_data.asm) (SW0 : προκαλεί int0 και απεικονίζει κείμενο στο hyperterminal SW1 : προκαλεί int1 και on - off τα leds)

5. EEPROM

Κώδικας για τη διαχείριση της EEPROM(test_eeprom.asm)

Ανάγνωση και εγγραφή στη μνήμη EEPROM. Χρησιμοποιούμε ένα μετρητή σε θέση μνήμης της EEPROM. Σε κάθε επανεκκίνηση (reset) του επεξεργαστή ο μετρητής αυξάνει και το περιεχόμενο αποθηκεύεται στην EEPROM και απεικονίζεται σε δεκαεξαδική μορφή στα LEDs.

Ανάγνωση και εγγραφή στη μνήμη EEPROM μέσω του hyperterminal (eeprom.asm και eeprom.eep)

Η διεύθυνση ανάγνωσης ή εγγραφής καθώς και τα δεδομένα προς αποθήκευση δίνονται από τον χρήστη μέσω του τερματικού των windows. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρουτίνες εγγραφής- ανάγνωσης στη μνήμη και τις ρουτίνες αποστολής-λήψης δεδομένου από USART. Επιπλέον, απαιτείται φόρτωση αρχείου .eep στη μνήμη EEPROM.

6. I2C

Χρήση της διεπαφής I2C για ανάγνωση και εγγραφή σε εξωτερική μνήμη EEPROM (τύπου I2C) μέσω του hyperterminal (seri2c.asm και seri2c.eep).

Η διεύθυνση ανάγνωσης ή εγγραφής καθώς και τα δεδομένα προς αποθήκευση δίνονται από τον χρήστη μέσω του τερματικού των windows. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρουτίνες εγγραφής- ανάγνωσης στη εξωτερική I2C μνήμη EEPROM και τις ρουτίνες αποστολής-λήψης δεδομένου από USART. Επιπλέον, απαιτείται φόρτωση του αρχείου .eep στη μνήμη EEPROM. Σχόλιο: Η εφαρμογή αυτή επεκτείνεται και σε άλλες I2C συσκευές.

7.USART+ADC

Υλοποίηση κυκλώματος θερμόμετρου και φωτόμετρου(usart_phot_therm2.c)

Το πρόγραμμα αποστέλλει τιμές θερμοκρασίας και φωτισμού στην οθόνη του hyperterminal ενός PC.

# 4.1 Τα εργαλεία ανάπτυξης

Γενικά χαρακτηριστικά

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει περιγραφή των εργαλείων ανάπτυξης που απαιτούνται για τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών. Συγκεκριμένα, το περιβάλλον ανάπτυξης AVR Studio της Atmel, το starter kit STK500 επίσης της Atmel, και το εργαλείο προγραμματισμού WinAVR. Τα πιο πάνω εργαλεία ήταν αναγκαία για την υλοποίηση ασκήσεων τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο λογισμικού. Τα τρία πρώτα είναι απαραίτητα για κάθε υποψήφιο προγραμματιστή της πλακέτας είτε σε γλώσσα assembly είτε σε C.

Το AVR Studio

Το AVR Studio είναι το ιδανικό πρόγραμμα για κάθε εφαρμογή πάνω σε AVR. Περιλαμβάνει έναν συντάκτη/διορθωτή (editor), έναν συμβολομεταφραστή (assembler) και έναν αποσφαλματωτή (debugger) και επιτρέπει την αξιοποίηση κάθε προσομοιωτή AVR, του STK500 και κάθε πλακέτας που βασίζεται στον AVR και έχει σχεδιαστεί κατάλληλα.

Το AVR Studio διατίθεται δωρεάν στο site της Atmel (www.atmel.com) και εγκαθίσταται στον υπολογιστή με μια πολύ απλή διαδικασία.

Η διεπαφή μεταξύ χρήστη και STK500 ενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ‘AVR’ που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων του AVR Studio. Εμφανίζεται έτσι το παράθυρο του σχήματος 4.1στο οποίο γίνονται όλες οι επιθυμητές ρυθμίσεις σχετικά με το μοντέλο του AVR, τον τρόπο προγραμματισμού, τη μνήμη όπου θα αποθηκευτεί το πρόγραμμα, τις ασφάλειες, τα bits κλειδώματος, την τάση λειτουργίας, τη συχνότητα λειτουργίας κ.λ.π.. Στο σχήμα 4.2 φαίνεται το περιβάλλον ανάπτυξης.Αφού όλες οι επιλογές προγραμματιστούν, με το πάτημα του πλήκτρου ‘Program’ ο AVR που βρίσκεται στο STK500 προγραμματίζεται.

Σχήμα 4.1 Προγραμματισμός STK500

Σχήμα 4.2 Περιβάλλον ανάπτυξης AvrStudio

To STK500

Το starter kit STK500 (σχήμα 4.3) είναι ένα σύστημα ανάπτυξης για πολλά μοντέλα του μικροϋπολογιστή AVR της Atmel. Επικοινωνεί με τον υπολογιστή μέσω της σειριακής θύρας RS232 και τροφοδοτείται με  DC τάση από 10 έως 15 V. Διαθέτει βάσεις για μοντέλα με 8, 20, 28 και 40 ακροδέκτες, ενώ επιτρέπει είτε παράλληλο είτε σειριακό προγραμματισμό. Περιλαμβάνει επιπλέον 8 κουμπάκια και 8 leds γενικής χρήσης. Επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις θύρες εισόδου/εξόδου του εκάστοτε AVR μέσω συνδέσεων ακροδεκτών. Διαθέτει τέλος δεύτερη σειριακή θύρα γενικής χρήσης καθώς και 2 Mbits μνήμης δεδομένων Flash.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένας καινούριος ATmega16, πρέπει να τοποθετηθεί αρχικά στο STK500 ώστε να φορτωθεί σε αυτόν το ειδικό πρόγραμμα του bootloader που υλοποιήθηκε.

Σχήμα 4.3 Aναπτυξιακή πλακέτα  STK500

Σχήμα 4.4 Τα στοιχεία που συνθέτουν το STK500

To WINAVR

Το WINAVR είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προγραμματισμού του AVR σε assembly και γλώσσα C. Πρόκειται για μεταφορά σε περιβάλλον windows του GNU compiler για C, προσαρμοσμένου στην αρχιτεκτονική του μικροϋπολογιστή AVR. Διατίθεται δωρεάν από το διαδίκτυο (http://sourceforge.net/projects/winavr) και είναι ανοικτού πηγαίου κώδικα. Συνοδεύεται από πλήθος βοηθητικών προγραμμάτων (assembler, linker, make κ.λ.π.) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το objcopy με το οποίο προετοιμάζονται στην τελική δεκαεξαδική μορφή τους τα προγράμματα έτοιμα για φόρτωμα στον AVR.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

# 4.2 Θύρες εισόδου-εξόδου

Οι θύρες ενός μικροελεγκτή είναι οι πύλες επικοινωνίας της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας με εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες υλικού και λογισμικού. Ο επεξεργαστής επικοινωνεί με τις διάφορες μονάδες γράφοντας ή διαβάζοντας στις αντίστοιχες θύρες-καταχωρητές. Συνεπώς, για την επικοινωνία μας με έναν μικροελεγκτή πρέπει να γνωρίζουμε πώς και με ποιον καταχωρητή-θύρα εισόδου-εξόδου  θα επικοινωνήσουμε.

Υπάρχουν 64 καταχωρητές, όχι όλοι διαθέσιμοι στους διάφορους τύπους μικροελεγκτών. Έχουν μια δεδομένη διεύθυνση (fixed address) μέσω της οποίας επικοινωνεί η κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Η διεύθυνση είναι ανεξάρτητη του μοντέλου AVR, αλλά δεν είναι απαραίτητο να τη θυμόμαστε καθώς χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα(π.χ. .EQU PORTB, 0x18). Η πληροφορία αυτή περιέχεται στα αρχεία (header files) του κατασκευαστή. Οι καταχωρητές των θυρών εισόδου-εξόδου είναι οι εξής:

Καταχωρητής δεδομένων της θύρας PORTB (PORTB)

Πρόκειται για έναν καταχωρητή των 8-bit με δυνατότητα εγγραφής και ανάγνωσης. Όταν η θύρα ρυθμιστεί ως έξοδος μπορούμε να γράψουμε στους ακροδέκτες της θύρας μέσω του καταχωρητή PORTB. Ενώ όταν η θύρα ρυθμιστεί ως είσοδος μπορούμε να διαβάσουμε τα δεδομένα του καταχωρητή PORTB. Η ρύθμιση των ακροδεκτών ως είσοδοι είτε ως έξοδοι γίνεται με τη βοήθεια του καταχωρητή DDRB. Η αρχική τιμή του καταχωρητή δεδομένων είναι $00.

Καταχωρητής κατεύθυνσης της θύρας PORTB (DDRB)

Ο καταχωρητής κατεύθυνσης δεδομένων(Data Direction Register of portB) ρυθμίζει την κατεύθυνση των ακροδεκτών της θύρας PORTB. Εάν γράψουμε την τιμή ‘0’ σε κάποια από τα bits του καταχωρητή DDRB, τότε οι αντίστοιχοι ακροδέκτες της θύρας PORTB γίνονται είσοδοι. Αντίστοιχα, αν γράψουμε την τιμή ‘1’, τότε οι αντίστοιχοι ακροδέκτες της θύρας PORTB γίνονται έξοδοι.

Η αρχική τιμή του καταχωρητή δεδομένων είναι $00. Επίσης, κάθε bit μπορεί να τροποποιηθεί με τις εντολές SBI,CBI.

Διεύθυνση ακροδεκτών εισόδου της θύρας PORTB (PINB)

Η διεύθυνση ακροδεκτών εισόδου (PINB) δεν είναι καταχωρητής. Αυτή η διεύθυνση επιτρέπει την πρόσβαση στις λογικές στάθμες κάθε ακροδέκτη της θύρας PORTB. Δηλαδή όταν διαβάζουμε το περιεχόμενο του PINB διαβάζουμε τις λογικές στάθμες κάθε ακροδέκτη της θύρας PORTB.

Καταχωρητής δεδομένων της θύρας PORTD (PORTD)

Ομοίως με τον καταχωρητή PORTB.

Καταχωρητής κατεύθυνσης της θύρας PORTD (DDRD)

Ομοίως με τον καταχωρητή DDRB.

Διεύθυνση ακροδεκτών εισόδου της θύρας PORTD (PIND)

Ομοίως με τη θύρα PINB.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις θύρες PORTA και PORTC.

Οι πιο απλές εντολές εισόδου-εξόδου είναι η ‘in’ και ‘out’. Η ‘in’ διαβάζει την τιμή μιας θύρας ή του κατ/τη ενός εσωτερικού περιφερειακού (χρονιστή, UART) και τη σώζει σε έναν καταχωρητή (in r16, PinD). Η ‘out’ γράφει την τιμή ενός κατ/τη σε μια θύρα ή στον κατ/τη ενός εσωτερικού περιφερειακού (out PortD, r16). Επίσης, υπάρχουν οι εντολές ‘sbi’ και ‘cbi’ για χειρισμό μεμονωμένων ψηφίων μιας θύρας και οι sbic , sbis για τον έλεγχο των ψηφίων  μιας θύρας I/O. Αυτές οι τέσσερις εντολές δεν εφαρμόζονται σε όλους τους κατ/τες εισόδου- εξόδου. Ο ακόλουθος κώδικας εξηγεί την εγγραφή και ανάγνωση σε μια θύρα με χρήση των παραπάνω εντολών:

;μετατροπή θύρας σε είσοδο

LDI  R12, 0b00000000        ; τα ψηφία της θύρας PORTD

OUT  DDRD, R12	        	        ; γίνονται είσοδοι

Εναλλακτικά η PORTD μετατρέπεται σε είσοδο

LDI  R12, 0x00         	        ; τα ψηφία της θύρας PORTD

OUT  DDRD, R12	         	        ; γίνονται είσοδοι

ή

CLR R21 			        ; τα ψηφία της θύρας PORTD γίνονται είσοδοι

OUT  DDRD, R21

;μετατροπή θύρας σε έξοδο

LDI  R18, 0b11111111         ; τα ψηφία της θύρας PORTΒ

OUT  DDRΒ, R18	        	         ; γίνονται έξοδοι

Εναλλακτικά η PORTΒ μετατρέπεται σε έξοδο

LDI  R22, 0xFF         	         ; τα ψηφία της θύρας PORTΒ

OUT  DDRΒ, R22	        	         ; γίνονται έξοδοι

ή

SER R19 ; τα ψηφία της θύρας PORTΒ γίνονται έξοδοι

OUT  DDRΒ, R19

; ανάγνωση από θύρα εισόδου- εξόδου με την εντολή ‘in’

LDI  R12,  0b11111111       ; ενεργοποιούμε τις αντιστάσεις πρόσδεσης στη θύρα

OUT PORTD,R12                            ; ανάγνωση των λογικών σταθμών στις εισόδους

IN R12, PIND       	  	          ; της θύρας PORTD και αποθήκευση αποτελέσματος στον R12

; εγγραφή σε θύρα με την εντολή ‘out’

LDI  R12, 0b00010100    ; το 2ο και 4ο ψηφίο της θύρας PORTD γίνονται έξοδοι

OUT  DDRD, R12

LDI  R12, 0b00010100;οδήγηση του 2ου και 4ου ψηφίου σε υψηλή λογική στάθμη(1)

OUT  PORTD, R12

LDI  R12, 0b00000000;οδήγηση  2ου και 4ου ψηφίου σε χαμηλή λογική στάθμη(0)

OUT  PORTD, R12

; εγγραφή σε θύρα με τις εντολές ‘sbi’ και ‘cbi’:

SBI DDRD,2                     	          ; το 2ο ψηφίο της θύρας PORTD γίνεται έξοδος

SBI PORTD,2                	          ; οδήγηση του 2ου ψηφίου σε υψηλή λογική στάθμη(1)

CBI PORTD,2                                  ; οδήγηση του 2ου ψηφίου σε χαμηλή λογική στάθμη(0)

Το παρακάτω στοιχειώδες παράδειγμα αναβοσβήνει τα leds, τα οποία συνδέονται στη θύρα Β μέσω ενός 10-wire καλωδίου, και περιέχει βρόχους καθυστέρησης για την απεικόνιση του αναβοσβήσματος:

;*****on-off leds*****

.INCLUDE "m16def.inc" 	; δηλώνουμε μικροελεγκτή

.DEF	reg = R16

.def Delay = r17 		; Delay variable 1

.def Delay2 = r18 		; Delay variable 2

rjmp	main

main:

ldi	reg,0b11111111

out	DDRB,reg 		; ορίζουμε PORTB ως έξοδο

DLY:

dec	Delay

brne DLY

dec	Delay2

brne DLY

ldi	reg,0x00		 ; (0=on, 1=off).

out	PORTB,reg 		 ; άναμμα των leds

DLY2:                    			 ; καθυστέρηση για να γίνουν ορατές οι αλλαγές

dec	Delay

brne DLY2

dec	Delay2

brne DLY2

ldi	reg,0xFF

out	PORTB,reg 		;σβήσιμο των leds

rjmp	loop         		; ατέρμων βρόχος για επανάληψη διαδικασίας

Το επόμενο παράδειγμα επιδεικνύει τα leds και τα switches. Τα Leds συνδέονται στη PORTB και οι διακόπτες στη PORTD, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα.

Συνδεσμολογία leds και switches

Η συμπεριφορά των Leds καθορίζεται με βάση ποιος διακόπτης πιέζεται:

.include "m16def.inc"

.def Temp =r16 			      ; προσωρινός κατ/της

.def Delay =r17 		      	      ; Delay variable 1

.def Delay2 =r18 		      ; Delay variable 2

; αρχικοποίηση

RESET:

ser Temp

out DDRB,Temp 			      ; PORTB ως έξοδος

; Έλεγχος input/output

LOOP:

out PORTB,temp 			      ; ενημέρωση LEDS

sbis PIND,0x00			   ; Αν (Port D, pin0 == 0)

inc Temp 				      ; τότε μέτρηση LEDS μια μονάδα προς τα κάτω

sbis PIND,0x01 			      ; Αν (Port D, pin1 == 0)

dec Temp 				      ; τότε μέτρηση LEDS μια μονάδα προς τα πάνω

sbis PIND,0x02 			      ; Αν (Port D, pin2 == 0)

ror Temp 				      ; τότε ολίσθηση LEDS μία θέση δεξιά

sbis PIND,0x03 			      ; Αν (Port D, pin3 == 0)

rol Temp 				      ; τότε ολίσθηση LEDS μία θέση αριστερά

sbis PIND,0x04 			      ; Αν (Port D, pin4 == 0)

com Temp 				      ; τότε αντιστροφή LEDS

sbis PIND,0x05			   ; Αν (Port D, pin5 == 0)

neg Temp				   ; τότε αντιστροφή LEDS και πρόσθεση 1

sbis PIND,0x06			   ; Αν (Port D, pin6 == 0)

swap Temp 				      ; τότε εναλλαγή των τμημάτων  high και low των LEDS

sbis PIND,0x07			   ; Αν (Port D, pin7 == 0)

ldi temp,0x01

DLY: 				   ; καθυστέρηση για να γίνουν ορατές οι αλλαγές

dec Delay

brne DLY

dec Delay2

brne DLY

rjmp LOOP 				     ; επανάληψη βρόχου

Το επόμενο παράδειγμα διαβάζει διαρκώς τη θύρα  PortD.  Όταν διαπιστώνεται ότι άλλαξε η τιμή της, τότε κάθε νέα τιμή αποθηκεύεται σε διαδοχική θέση μνήμης SRAM αρχίζοντας από τη διεύθυνση $0060 ως την $0150.

.include "m16def.inc"

; ορίζουμε ονόματα κατ/τη

.def temp=r16			; κατ/της για προσωρινή αποθήκευση

.def port_value=r17		; αποθήκευση τιμής θύρας

.def	reg = r18

.org 0x000

rjmp main  			; παράκαμψη διανυσμάτων διακοπών

.org 0x100

main:					; κυρίως πρόγραμμα

ldi	reg,LOW(RAMEND)	; αρχικοποίηση δείκτη στοίβας

out	SPL,reg

ldi	reg,HIGH(RAMEND)

out	SPH,reg

clr temp

out DDRD, temp		; Port D ως είσοδος

ser temp

out PORTD, temp		; Port D ( ενεργοποίηση pull-ups)

clr xh			; δήλωση διεύθυνσης αποθήκευσης στην SRAM

ldi xl, 0x60		; θέτουμε διεύθυνση 0x60 στον κατ/τη X

in port_value, PIND	; 1η ανάγνωση θύρας

diavasma:				; βρόχος ανάγνωσης

in temp,PIND		; διάβασμα τρέχουσας τιμής

sub temp,port_value	; έλεγχος εάν έχει αλλάξει η τιμή

breq diavasma		; ίδιες τιμές, επιστροφή στο diavasma για ανάγνωση

nop

st x+,temp			; αλλιώς αποθήκευση τιμής & αύξηση κατ/τη X

mov port_value,temp	; ώστε να δείχνει στην επόμενη θέση μνήμης

nop

mov temp,xl		; έλεγχος για να μην περάσουμε τη διεύθυνση 0x150

cpi temp,0x151

brne diavasma

ldi xl,0x60		; αν τη φτάσουμε, αρχίζουμε αποθηκεύσεις πάλι από

rjmp diavasma		; 0x60

Η επόμενη άσκηση είναι ένα συνδυαστικό πρόβλημα για υλοποίηση της λογικής εξίσωσης

ΕΞΟΔΟΣ=LED4 = ((A * comB) + (comA * B))* (C  * comD),όπου com το συμπλήρωμα  :

.include "m16def.inc"

.def A=r16

.def Acom=r17			; συμπλήρωμα

.def B=r18

.def Bcom=r19

.def C=r20

.def Dcom=r21

.def temp=r22

.cseg

.org 0

rjmp RESET			; χειρισμός επανατοποθέτησης

RESET:clr temp    			 ; θύρα D ως είσοδος

out DDRD,temp

ser temp	 		 ; θύρα Β ως έξοδος

out DDRB,temp

out PORTB,temp

loop: in temp, PIND      		 ; ανάγνωση ακροδεκτών PORTD

out PORTB,temp

com temp ;

mov A, temp

mov Acom, temp

com Acom           		 ; αναστροφή A

mov B, temp

mov Bcom, temp

com Bcom            		; αναστροφή B

mov C, temp

mov Dcom, temp

com Dcom          		; αναστροφή D

andi A, 1          		; απομόνωση ενός bit για την τιμή του A

andi Acom, 1        	 	; απομόνωση ενός bit για comA

lsr B               		   	; η είσοδος Β στο bit0

lsr Bcom

lsr C             		   	; η είσοδος C στο bit0

lsr C

lsr Dcom         	  		; η είσοδος D στο bit0

lsr Dcom

lsr Dcom

andi B, 1

andi Bcom, 1

andi C, 1

andi Dcom, 1

and A, Bcom        	 	; A = A * comB

and B, Acom         	  	; B = comA * B

and C, Dcom       	  	; C = C * comD

or A, B             	  	; A = (A * comB) + (comA * B)

and A, C  		  	; A = ((A * comB) + (comA * B))* (C  * comD)

andi A, 1

cpi A,1

breq Led_on

sbi PORTB, 4	  	; σβήσιμο led4

rjmp loop

Led_on: cbi PORTB, 4  	; άναμμα led4

rjmp loop

# 4.3 Διακοπές

Οι διακοπές, όπως δηλώνει το όνομα τους, διακόπτουν την κανονική ροή του προγράμματος. Η εμφάνιση μιας διακοπής μας πληροφορεί ότι προέκυψε ένα ιδιαίτερο γεγονός του επεξεργαστή ή σε κάποια περιφερειακή μονάδα, όπως η υπερχείλιση ενός καταχωρητή, το πάτημα ενός διακόπτη, η λήψη δεδομένων σε μια θύρα, κλπ,  που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της εκτέλεσης κάποιου τμήματος κώδικα. Αυτός ο κώδικας συνιστά την ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής (ISR-Interrupt Service Routine). Τα βήματα κατά την εμφάνιση μιας διακοπής είναι τα εξής:

- Μια περιφερειακή μονάδα (μέσω μιας σημαίας) ειδοποιεί το σύστημα ότι προέκυψε διακοπή.

- Η εντολή που βρίσκεται υπό εκτέλεση στον καταχωρητή εντολών (IR) ολοκληρώνεται.

- Η διεύθυνση της επόμενης εντολής του κυρίου προγράμματος σώζεται στη στοίβα.

- Η διεύθυνση της ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής φορτώνεται στον μετρητή προγράμματος (PC-Program Counter) μέσω μιας εντολής  icall, rcall κλπ, ώστε να εκτελεστεί η 1η εντολή της ISR.

- Οι εντολές της ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής εκτελούνται διαδοχικά μέχρι και την τελευταία εντολή τύπου reti, όπου η διεύθυνση επιστροφής φορτώνεται από τη στοίβα και η σημαία ολικών διακοπών τίθεται.

- Η εκτέλεση του κυρίου προγράμματος συνεχίζεται κανονικά.

Με απλά λόγια αρκεί να θυμόμαστε ότι όταν προκύπτει μια διακοπή, καλείται το αντίστοιχο διάνυσμα διακοπής και ο επεξεργαστής εκτελεί τον απαραίτητο κώδικα από μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Έπειτα, η ροή λειτουργίας επιστρέφει στο κύριο πρόγραμμα, συγκεκριμένα στο σημείο όπου εμφανίστηκε η διακοπή.

Οι μικροελεγκτές AVR διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο διακοπών με δυνατότητα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να (απ)ενεργοποιούμε κάποιες λειτουργίες των περιφερειακών μονάδων κατά βούληση.

Κατά την εκτέλεση μιας ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής ενδέχεται να αλλοιωθούν οι σημαίες του καταχωρητή κατάστασης (SREG) καθώς επίσης και κάποιοι κατ/τες εργασίας. Το γεγονός αυτό ίσως επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του κυρίου προγράμματος. Για το λόγο αυτό οι προηγούμενοι κατ/τες αποθηκεύονται στην αρχή της ρουτίνας και ανακτώνται στο τέλος της (διαδικασίες PUSH και POP).

Επίσης, ενδέχεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής να προκύψει νέα διακοπή. Για να αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση απενεργοποιούμε τις καθολικές διακοπές του συστήματος μέσω της εντολής CLI στην αρχή της ρουτίνας και τις ενεργοποιούμε στο τέλος μέσω της εντολής SEI. Δηλαδή, μηδενίζουμε ή θέτουμε το bit GIE (Global Interrupt Enable) του SREG αντιστοίχως. Το επόμενο απλοποιημένο διάγραμμα ροής απεικονίζει την εξυπηρέτηση μιας διακοπής:

Σχήμα 4.5 Διάγραμμα ροής για ISR

Τα διανύσματα διακοπών ενός μικροελεγκτή ξεκινούν στη διεύθυνση 0x0000, με πρώτο το διάνυσμα επανατοποθέτησης-reset. Άλλωστε, πολλά προγράμματα για να ενημερώσουν τον μεταφραστή για τη διεύθυνση εκκίνησης και τα διανύσματα διακοπών ξεκινούν ως εξής :

Πίνακας 4.1 Διεύθυνση εκκίνησης

| .org 0x0000 rjmp reset ;κώδικας reset: ... | .org 0x0000 rjmp reset ;$0000 Reset rjmp EXT_INT0 ;$0001 IRQ0 rjmp EXT_INT1 ;$0002 IRQ1 rjmp TIMER1_CAPT ;$0003 Σύλληψη Timer1 rjmp TIMER1_COMPA ;$0004 Σύγκριση Timer1 rjmp TIMER1_COMPB ;$0005 >> rjmp TIMER1_OVF ;$0006 Υπερχείλιση Timer1 rjmp TIMER0_OVF ;$0007 Υπερχείλιση Timer0 rjmp SPI_STC ;$0008 μονάδα SPI rjmp UART_RXC ;$0009 Ολοκλήρωση λήψης UART rjmp UART_DRE ;$000A UDR άδειος rjmp UART_TXC ;$000B Ολοκλήρωση εκπομπής UART rjmp ANA_COMP ;$000C αναλογικός συγκριτής rjmp start | .org 0x0000 rjmp reset rjmp Ext_Int0 rjmp Ext_Int1 rjmp TIMER1_CAPT reti reti reti reti reti .org 0x000C rjmp ANA_COMP |
| --- | --- | --- |

Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει τα διανύσματα διακοπών και τη λειτουργία τους για τρία διαφορετικά μοντέλα μικροελεγκτών:

Πίνακας 4.2 Διανύσματα διακοπών

| Διανύσματα διακοπών στη μνήμη προγράμματος ενός μικροελεγκτή |
| --- |
| Όνομα | Διεύθυνση μνήμης προγράμματος | Σχόλια |
|  | AT90S8515 | AT90S2313 | AT90S2323 |  |
| Reset | $0000 | $0000 | $0000 | Διαχείριση επανεκκίνησης |
| EXT_INT0 | $0001 | $0001 | $0001 | Διαχ/ση εξωτερικής διακοπής IRQ0 |
| EXT_INT1 | $0002 | $0002 | - | Διαχ/ση εξωτερικής διακοπής IRQ1 |
| TIMER1_CAPT | $0003 | $0003 | - | Διαχ/ση διακοπής σε λειτουργία σύλληψης του χρονιστή timer1 |
| TIMER1_COMPA | $0004 | - | - | Διαχ/ση διακοπής σε λειτουργία συγκριτή Α του χρονιστή timer1 |
| TIMER1_COMPB | $0005 | - | - | Διαχ/ση διακοπής σε λειτουργία συγκριτή Β του χρονιστή timer1 |
| TIMER1_OVF | $0006 | $0005 | - | Διαχ/ση διακοπής υπερχείλισης του χρονιστή timer1 |
| TIMER0_OVF | $0007 | $0006 | $0002 | Διαχ/ση διακοπής υπερχείλισης του χρονιστή timer0 |
| SPI_STC | $0008 | - | - | Διαχ/ση διακοπής κατά την ολοκλήρωση της μετάδοσης από τη μονάδα SPI |
| UART_RXC | $0009 | $0007 | - | Διαχ/ση διακοπής κατά την ολοκλήρωση της λήψης από τη μονάδα UART |
| UART_DRE | $000A | $0008 | - | Διαχ/ση διακοπής κατά την εκκένωση του καταχ/τή UDR της μονάδας UART |
| UART_TXC | $000B | $0009 | - | Διαχ/ση διακοπής κατά την ολοκλήρωση της εκπομπής από τη μονάδα UART |
| ANA_COMP | $000C | - | - | Διαχείριση διακοπής του αναλογικού συγκριτή |

Πρόκληση εξωτερικής διακοπής ΙΝΤ0

.include "m16def.inc"

.def temp = r16

.def leds = r17

rjmp reset          	; Reset Handler

reti

rjmp interrupt0 		; IRQ0 Handler

reti                	; IRQ1 Handler

; Υπόλοιποι Handlers

; Timer1 compare Handler

reti                	; Timer1 Overflow Handler

reti                	; Timer0 Overflow Handler

reti                	; SPI Transfer Complete Handler

reti                	; UART RX Complete Handler

reti          		; UDR Empty Handler

reti          		; UART TX Complete Handler

reti          		; ADC Conversion Complete Interrupt Handler

;reti               	; EEPROM Ready Handler

;reti               	; Analog Comparator Handler

reset:ldi	temp,high(RAMEND) 	; κύριο πρόγραμμα

out	SPH,temp			; θέτουμε δείκτη στοίβας στην RAM

ldi	temp,low(RAMEND)

out	SPL,temp

ldi temp, 0xFF

out DDRB, temp 			; PORTB  ως έξοδο των leds

ldi leds, 0b11111011    	; άναμμα led2

out PORTB, leds

ldi temp, 1<<INT0 		; 0100 0000 (INT0=6)

out GIMSK, temp  		; ενεργοποίηση εξωτερικής διακοπής 0

ldi temp, 0b00000010

out MCUCR, temp  		; εξωτερική διακοπή INT0 στην ακμή πτώσης

sei 					; ενεργοποίηση διακοπών

loop: rjmp loop 				; αναμονή εξωτερικής διακοπής (πάτημα διακόπτη2)

interrupt0:   				; ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής ΙΝΤ0

com leds     			; προέκυψε διακοπή, τίθεται INTF0

out PORTB, leds     		; επίδειξη στα LEDs

reti

Πρόκληση εξωτερικής διακοπής ΙΝΤ1 (από idle mode)

.include "m16def.inc"

.def temp = r16

.def leds = r17

rjmp reset           	; Reset Handler

reti

reti 				; IRQ0 Handler

reti                	; Timer1 Capture Handler

rjmp interrupt1     	; IRQ1 Handler

reti                 	; Timer1 Overflow Handler

reti                 	; Timer0 Overflow Handler

reti                 	; SPI Transfer Complete Handler

reti                 	; UART RX Complete Handler : RXCIE

reti                 	; UDR Empty Handler

reti                 	; UART TX Complete Handler

reti                 	; ADC Conversion Complete Interrupt Handler

;reti                 ; EEPROM Ready Handler

;reti                 ; Analog Comparator Handler

reset:ldi	temp,high(RAMEND) 	; κύριο πρόγραμμα

out	SPH,temp			; θέτουμε δείκτη στοίβας στην RAM

ldi	temp,low(RAMEND)

out	SPL,temp

ldi temp, 0xFF

out DDRB, temp 			; PORTB  ως έξοδο των leds

ldi leds, 0b11110111		; άναμμα led3

out PORTB, leds

ldi temp, 1<<INT1  		; 0100 0000 (INT1=7)

out GICR, temp  			; ενεργοποίηση εξωτερικής διακοπής 1

; επιλογή GICR ή GIMSK με βάση το μοντέλο

ldi temp, 0b00001000  	; επιλογή ακκμής ISC11 ISC10 ISC01

out MCUCR, temp  		; εξωτερική διακοπή INT1 στην ακμή πτώσης (πάτημα

; διακόπτη3)

sei 					; ενεργοποίηση διακοπών

loop:rjmp loop 				; αναμονή εξωτερικής διακοπής (πάτημα διακόπτη3)

interrupt1:   				; ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής ΙΝΤ1

com leds     			; προέκυψε διακοπή, τίθεται INTF1

out PORTB, leds     		; επίδειξη στα LEDs

reti

Αφύπνιση από sleep mode με εξωτερική διακοπή ΙΝΤ0

.include "m16def.inc"

.def temp = r16

.def leds = r17

rjmp reset           	; Reset Handler

reti

rjmp interrupt0 		; IRQ0 Handler

reti

reti

reti

reti

reti

reti

reti

reti

reti

reset:ldi	temp,high(RAMEND); κύριο πρόγραμμα

out SPH,temp		; θέτουμε δείκτη στοίβας στην RAM

ldi	temp,low(RAMEND)

out	SPL,temp

ldi temp, 0xFF

out DDRB,temp 		; PORTB  ως έξοδο των leds

ldi leds,0b11111011	; άναμμα led3

out PORTB, leds

ldi temp, 1<<INT0 	; 0100 0000 (INT0=6)

out GIMSK, temp  	; ενεργοποίηση εξωτερικής διακοπής 0

ldi temp,0b01000010 	;idle mode ;η ακμή πτώσης INT0 προκαλεί αίτηση διακοπής

out MCUCR, temp     	; εξωτερική διακοπή INT0 στην ακμή πτώσης

sei 				; ενεργοποίηση διακοπών

ldi r21,0xFE

loop:sbis PIND,1;

dec r21

com r21

out portb,r21 		; LED1 ανάβει-σβήνει

sbis PIND,0 		; πάτημα διακόπτη0 συνεπάγεται είσοδο σε sleep mode

sleep		 		; ανάλογα οι υπόλοποι τρόποι(power κλπ)

rjmp loop 			; έξοδος από sleep mode με ext_int0,δηλ. πάτημα δαικόπτη2						; αναμονή εξωτερικής διακοπής (πάτημα διακόπτη2)

interrupt0:   			; ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής ΙΝΤ0

com leds     		; προέκυψε διακοπή, τίθεται INTF0

out PORTB, leds     	; επίδειξη στα LEDs

reti

# 4.4 Χρονιστής/Μετρητής

Υπάρχουν διάφοροι τύποι χρονιστών διαθέσιμοι στους μικροελεγκτές (ενώ μερικά μοντέλα δεν διαθέτουν καθόλου χρονιστή ). Οι χρονιστές βασικά μετρούν παλμούς ρολογιού. Οι avr διαθέτουν έναν απλό χρονιστή των 8-bits (timer/counter0) και πολύπλοκο χρονιστή των 16-bits (timer/counter1) με τέσσερις τρόπους λειτουργίας. Ο χρονιστής δύναται να λειτουργεί ως χρονιστής ή ως μετρητής. Ως μετρητής δέχεται στην είσοδο του παλμούς ενός εξωτερικού σήματος, ενώ το ρολόι του χρονιστή μπορεί να είναι ίσο με το κεντρικό ρολόι τους συστήματος (από τον κρύσταλλο) ή να επιβραδυνθεί με τον διαιρέτη συχνότητας (prescaler). Ο prescaler υπάρχει στον timer0 , αλλά και στον timer1. Με τον prescaler επιτυγχάνουμε μεγαλύτερες τιμές μέτρησης, αλλά μικρότερη ακρίβεια. Ο prescaler παίρνει τις τιμές 8, 64, 256 ή 1024 σε σύγκριση με το ρολόι τους συστήματος.

Λειτουργία χρονιστή0- διακοπή ανά 2sec

.include "m16def.inc"

.def temp = r16

.def counter = r17

.def leds = r18

.equ start = 5			; ορίζουμε τιμή εκκίνησης 256-244 στα 8 MHz => 1/32 sec

.equ loops = 32

rjmp reset

reti						; 17 reti

rjmp timer0

reti

reti

reti

reti

reti

reset:ldi	temp,high(RAMEND)	; κύριο πρόγραμμα

out SPH,temp			; θέτουμε δείκτη στοίβας στην RAM

ldi	temp,low(RAMEND)

out	SPL,temp

ldi temp, 0xFF

out DDRB,temp 			; PORTB  ως έξοδο των leds

ldi temp, 0xFF

out PORTB, leds 			; LEDs

ldi temp, 1<<TOIE0  		; 0000 0010 ενεργοποίηση διακοπής υπερχείλισης

out TIMSK, temp  		; μάσκα διακοπών timer 0

ldi temp, start

out TCNT0, temp 			; θέτουμ τιμή εκκίνησης μετρητή 0

ldi temp, 0b00000101

out TCCR0, temp			; θέτουμε τιμή prescaler  1024

ldi counter, loops

ldi leds, 0xFE

sei 					; ενεργοποίηση διακοπών

loop:rjmp loop				; αναμονή υπερχείλισης

timer0:					; ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής

dec counter

brne restart

ldi counter, loops

com leds

out PORTB, leds 		; επίδειξη στα LEDs

restart:

ldi temp, start 	 		; επανεκκίνηση μετρητή/χρονιστή 0

out TCNT0, temp

reti

Λειτουργία χρονιστή0-PWM (κανονική και ανάστροφη) για οδήγηση φωτεινότητας LED

; Ο double buffered Output Compare Register (OCR0) συγκρίνεται συνεχώς με την τιμή του ;Timer/Counter. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη γεννήτρια ;κυματομορφών για να παράγει μια έξοδο PWM ή μεταβλητής συχνότητας στον ακροδέκτη εξόδου ;σύγκρισης Output Compare Pin (OC0).

.include "m16def.inc"

.def temp =r16

main:clr temp

out DDRA,temp

ldi temp,0b00001000 	; ακροδέκτης OC0=PB3

out DDRB,temp 		; θέτουμε PORTB3 ως έξοδο

cli

clr temp

out TIMSK,temp  			; Fast PWM Mode

ldi temp,0x7b   			; επιλογή Clock Select=prescaler clkI/O/64 (από prescaler)

out TCCR0,temp  			;7B=(ανάστροφη PWM)

; Set OC0 on compare match, clear OC0 at TOP(άναμμα)

ser temp				;6B=(κανονική PWM)

; Clear OC0 on compare match, set OC0 at TOP(σβήσιμο)

out OCR0,temp   			;72=CTC mode(top=OCR0)

clr temp

out TCNT0,temp

ldi r19,0x01

ldi r20,0xFE

done:

clr temp

out TIMSK,temp   	; Fast PWM Mode

ldi temp,0x7b

out TCCR0,temp

out OCR0,r19

clr temp

out TCNT0,temp

ldi ZH,0x16			; καθυστέρηση για απεικόνιση φωτεινότητας

ldi ZL,0x03

Delay5ms1:

sbiw ZL,1

brne Delay5ms1

inc r19

cpi r19,0xFF

brne done

done2:

clr temp

out TIMSK,temp   		; Fast PWM Mode

ldi temp,0x6b

out TCCR0,temp

out OCR0,r20

clr temp

out TCNT0,temp

ldi ZH,0x16 			; καθυστέρηση για απεικόνιση φωτεινότητας

ldi ZL,0x03

Delay5ms2: 			; πράξη 1cycle=1/crystal frequency

sbiw ZL,1

brne Delay5ms2

dec r20

cpi r20,0x01

brge done2

rjmp done

Λειτουργία χρονιστή1 - διακοπή ανά 2sec

.include "m16def.inc"

.def temp = r16

.def leds = r17

.equ start = 65536 – 7812   	; 216-7812 (διακοπή κάθε 2 secs)

.equ highValue = high(start)

.equ lowValue  = low(start)

rjmp reset           			; Reset Handler

reti				 		; εισαγωγή 15 reti

rjmp timer1          			; Timer1 Overflow Handler

reti

reti

reti

reti

reti

reset:ldi	temp,high(RAMEND)	; κύριο πρόγραμμα

out SPH,temp			; θέτουμε δείκτη στοίβας στην RAM

ldi	temp,low(RAMEND)

out	SPL,temp

ldi temp, 0xFF

out DDRB,temp 			; PORTB  ως έξοδο των leds

ldi temp, 0xFF

out PORTB, leds 			; LEDs

ldi temp, 1<<TOIE1  		; ενεργοποίηση διακοπής υπερχείλισης

out TIMSK, temp  		; Timer 1

ldi temp, highValue 		; φόρτωμα τιμών εκκίνησης σε 16-bit timer

out TCNT1H, temp

ldi temp, lowValue

out TCNT1L, temp

ldi temp, 0b00000101 		; CS12-CS11-CS10=101

out TCCR1B, temp  		; CLKI/O / 1024 (από prescaler)

sei 					; ενεργοποίηση διακοπών

loop:rjmp loop

timer1:					; ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής timer1

com leds

out PORTB, leds			; επίδειξη στα LEDs

ldi temp, highValue 		; φόρτωμα τιμών εκκίνησης σε 16-bit timer

out TCNT1H, temp

ldi temp, lowValue

out TCNT1L, temp

reti

Χρονιστής επιτήρησης (Watch Dog Timer)

Πρόκειται για ένα ειδικά ελεγχόμενο χρονιστή που τροφοδοτείται από έναν ξεχωριστό ταλαντωτή (on-chip oscillator: που τρέχει στο 1Mhz με τυπική τιμή τάσης VCC = 5V για το μοντέλο atmega16).Ο WDT είναι μια βοηθητική μονάδα ανάκτησης της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. Δηλαδή, όταν ο έλεγχος του προγράμματος χαθεί εντός ενός ατέρμονα βρόχου ή σε περίπτωση εσφαλμένης εκτέλεσης του προγράμματος εφαρμογής (π.χ. αλλοίωση τιμής του μετρητή προγράμματος), τότε ο WDT προκαλεί επανατοποθέτηση (reset) του μικροελεγκτή.

Το χρονικό διάστημα λειτουργίας του WDT ωσότου προκύψει επανατοποθέτηση, ρυθμίζεται θέτοντας κατάλληλες τιμές στον διαιρέτη συχνότητας Watchdog Timer prescaler για τα διάφορα επίπεδα τροφοδοσίας, όπως δείχνει ο πίνακας.

Επιλέγοντας έναν από τους οκτώ διαφορετικούς παλμούς ρολογιού καθορίζουμε την περίοδο

επανατοποθέτησης. Εάν αυτή η περίοδος εκπνεύσει χωρίς να μηδενιστεί ο WDT, τότε ο ελεγκτής επανατοποθετείται και εκτελείται το διάνυσμα Reset.

Για την αποφυγή άσκοπης απενεργοποίησης του χρονιστή επιτήρησης, εκτελείται μια διαδικασία απεμπλοκής, που περιγράφεται παρακάτω. Η εντολή WDR επανατοποθετεί τον Watchdog Timer. Επίσης επανατοποθετείται όταν είναι απενεργοποιημένος και όταν προκύψει ένα Chip Reset.

Το παράδειγμα δείχνει πως ο watch dog timer παράγει περιοδικά ένα reset, όταν δεν έχει απενεργοποιηθεί ή μηδενιστεί μέσω της εντολής WDR. Όταν εκτελέσει τους απαιτούμενους κύκλους και προκύψει time-out, σβήνει το led0.

.INCLUDE "m16def.inc"	;δήλωση μικροελεγκτή

.org 0x0000

rjmp reset 	         		; διάνυσμα διακοπής reset

reset:

sbi DDRB, 0 	         	;ακροδέκτης 0 του PortB ως έξοδος

in r16, WDTCR 	;watch dog timer σε λειτουργία και ρύθμιση τιμών prescaling και time-out

ori r16, (1<<WDTOE)|(1<<WDE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0)

out WDTCR, r16

cbi PortB, 0	   	; άναμμα led0

rcall delay   	     	; ρουτίνα καθυστέρησης

loop:

rjmp loop 	      		 ;συνεχής εκτέλεση βρόχου ωσότου ο WDT επανατοποθετεί τον ελεγκτή

delay:

dec r17

brne delay

dec r18

brne delay

ret

# 4.5 Μονάδα ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας UART

Η μονάδα UART είναι ένα ισχυρό και χρήσιμο περιφερειακό. Χρησιμοποιείται για αποστολή και λήψη δεδομένων από ένα PC, για αποσφαλμάτωση κώδικα, για επικοινωνία με τον χρήστη, κλπ.

Η μονάδα UART μπορεί να μεταδώσει τους εξής 30 συνδυασμούς πλαισίου:

- 1 bit εκκίνησης

- 5,6,7,8 ή 9 bits

- ένα ή δύο bit λήξης

- καμία, άρτια ή περιττή ισοτιμία.

Φιλτράρει τα ληφθέντα δεδομένα και ανιχνεύει σφάλματα πλαισίου και υπέρβασης. Διαθέτει τρία σήματα διακοπών και επιτρέπει μεγάλη ροή δεδομένων με απομονωτές υλοποιημένους από λογισμικό. Διαθέτει πομπό και δέκτη οι οποίοι μοιράζονται τη γεννήτρια του ρυθμού μετάδοσης και τους κατ/τες ελέγχου.

Απεικόνιση χαρακτήρων ASCII στο hyperterminal

.include "m16def.inc"		; αποστολή δεδομένων σε PC μέσω της UART.

.def	Temp =r16			; προσωρινός κατ/της

.def	Delay =r17			; κατ/της καθυστέρησης 1

.def	Delay2 =r18		; κατ/της καθυστέρησης 2

.def	char=r20

RESET:

SER	Temp

OUT	DDRB,Temp		; PORTB  ως έξοδο

LDI	Temp,23		; θέτουμε κατ/τη ρυθμού μετάδοσης

OUT	UBRR,Temp 		; BAUD Rate Register στα 9600 baud

SBI	UCR,TXEN 		; δηλώνει τη bit-θέση της γραμμής TXEN

LDI	char,32

LOOP:

OUT	PORTB,temp		; ανανέωση των LEDS

INC 	Temp			; μέτρηση LEDS προς τα κάτω

OUT	UDR,char		; μετάδοση χαρακτήρα

INC	char			; ετοίμασε επόμενο χαρακτήρα.

CPI	char,255		; Αν char φτάσει 255 τότε ξανά από 32

BRNE	nowrap

LDI	char,32

nowrap:

wait: 					;αναμονή ωσότου ολοκληρωθεί η μετάδοση του

SBIS	USR,TXC     		; χαρακτήρα

RJMP	wait

LDI	Delay2,0x20		; Καθυστέρηση για απεικόνιση χαρακτήρων

LDI	Delay2,0xf0

DLY:

DEC	Delay

BRNE	DLY

DEC	Delay2

BRNE	DLY

RJMP	LOOP 			; συνεχής επανάληψη βρόχου

;Σύνδεση PD0 με RXD και PD1 με TXD

;Σύνδεση PortB με LEDS

;serial cable από RS232 CTRL στο RS232 SPARE

;Εκκίνηση Hyperterminal των Windows.

;Σύνδεση sto COM1/2.

;Προσοχή: Ρύθμιση 9600 baud στο hyperterminal ή και άλλους ρυθμούς με αντίστοιχο θέσιμο του ;UBRR.

Απεικόνιση συμβολοσειράς από μνήμη SRAM στο hyperterminal

.include "m16def.inc"

.def temp = r16

.def data = r17

.def counter = r18

.equ quartz = 3686400 		; για 3.6864 MHz

.equ baud = 9600 			; Baudrate

.equ address = 0x60  			; start address του string στην SRAM

string:					; ορισμός συμβολοσειράς

.db "AVR-STK500-ATmega16!", 0 	; οδηγία προς Assembler "Define Bytes"

reset:

ldi	temp,high(RAMEND) 	; κύριο πρόγραμμα

out	SPH,temp 			; θέτουμε δείκτη στοίβας στην RAM

ldi	temp,low(RAMEND)

out	SPL,temp

sbi UCSRB, TXEN   		; ενεργοποίηση μετάδοσης

ldi temp, quartz/(baud*16)-1

out UBRR, temp    		; BAUD Rate στα 9600

; ανάγνωση μνήμη προγράμματος τύπου flash και εγγραφή στην RAM

ldi ZH, high(string<<1) 	; ο δείκτης Z δείχνει στη δ/νση αποθήκευσης

ldi ZL, low(string<<1)	; του string

clr YH

ldi YL, address 			; ο δείκτης Y δείχνει στη δ/νση address της sram

flash1:

lpm     			; διαβασμένο Byte στον r0

tst r0

breq flash2

st Y+, r0

inc ZL

rjmp flash1

flash2:

st Y, r0

ldi data, 0

sts 13, data

ldi counter, 0

main:

loop:

ldi data, 13  		; μετάδοση Carriage Return (CR)

rcall transmit

ldi data, 10  		; μετάδοση Line Feed (LF)

rcall transmit

inc counter

cpi counter, 8

breq end

mov data, counter

subi data, -48

rcall transmit

ldi data, ':'

rcall transmit

clr YH

ldi YL, address

ram1:

ld data, Y+

tst data

breq ram2

rcall transmit

rjmp ram1

ram2:

rjmp loop

end:	rjmp end 		 ; τέλος

;--------------------------------------------------

transmit:				 ; ρουτίνα αποστολής UART

sbis UCSRA,UDRE  		 ; αναμονή ωσότου ο κατ/της δεδομένων UDR είναι έτοιμος

rjmp transmit

out UDR, data		 ; μετάδοση δεδομένου

reti

Αντιγραφή δεδομένων από μνήμη προγράμματος στην SRAM  και απεικόνιση στο hyperterminal όταν προκύπτει ΙΝΤ0, ή αναβοσβημα leds όταν προκύπτει ΙΝΤ1

; SW0 : απεικονίζει κείμενο στο hyperterminal

; SW1 : on - off τα leds

; Σύνδεση PB0-8 με LED0-8

; Σύνδεση SW0 με PD2 και SW1 με PD3

; Σύνδεση TXD με PD1 και RXD με PD0

; Μετά το downloading, σύνδεση RS232 cable με STK500 RS232 'SPARE' connector

.include "m16def.inc"

.org	$0000

rjmp	RESET			; reset handle

.org	INT0addr

rjmp	IntV0			; διάνυσμα Int0 (ext. Interrupt από pin D2)

.org INT1addr

rjmp	IntV1			; διάνυσμα Int1 (ext. Interrupt από pin D3)

.equ	BLOCK1 = $60

.def temp = r16			; προσωρινός κατ/της αποθήκευσης

.def	flashsize=r17

.def	Delay =r18			; κατ/της καθυστέρησης 1

.def	Delay2 =r19		; κατ/της καθυστέρησης 2

.def	LED=r20

flash2ram:

lpm

st	Y+,r0		; αποθήκευση στην SRAM και αύξηση Y

adiw	ZL,1

dec	flashsize

brne	flash2ram

ret

usart2pc:

ldi	temp,25	; θέσιμο κατ/τη Baurate στα 25

out	UBRR,temp	; επιλογή ρυθμού μετάδοσης 2400 baud

sbi	UCR,TXEN

ld	temp,Y+

out	UDR,temp	; μετάδοση χαρακτήρα

wait:	sbis	USR,TXC		;αναμονή ωσότου ολοκληρωθεί η μετάδοση του

rjmp	wait		; χαρακτήρα

ldi	Delay2,10

DLY:		dec	Delay		; καθυστέρηση

brne	DLY

dec	Delay2

brne	DLY

dec	flashsize

brne	usart2pc

ret

;**** Code

RESET:

ldi	temp,low(RAMEND)

out 	SPL,temp			; αρχικοποίηση stack pointer

ldi	temp,high(RAMEND)

out	SPH,temp

ldi	TEMP,(1<<INT0)+(1<<INT1) ; ενεργοποίηση διακοπών  ΙΝΤ0 και 1

out	GICR,TEMP			;out GIMSK,TEMP για άλλα μοντέλα

ldi	TEMP,$0F

out	MCUCR,TEMP

ser	temp

out	DDRB,temp			; PORTB ως έξοδος

ser	LED

out	PORTB,LED

sei					; ενεργοποίηση καθολικών διακοπών

forever:rjmp	forever			; αναμονή διακοπών

IntV0: 						; ρουτίνα εξυπηρέτησης ΙΝΤ0

ldi	ZH, high(F_TABLE*2)   ; Αντιγραφή 20 bytes από ROM σε RAM

ldi	ZL, low(F_TABLE*2)    ; ο Z δείχνει στη ROM, ο Y στη RAM

ldi	YH,	high(BLOCK1)

ldi	YL,	low(BLOCK1)

ldi	flashsize,20

rcall flash2ram			; μνήμη προγράμματος στην ram

ldi	YH,	high(BLOCK1)

ldi	YL,	low(BLOCK1)

ldi		flashsize,20

rcall	usart2pc

reti

IntV1:	com	LED 				; ρουτίνα εξυπηρέτησης ΙΝΤ1

out	PORTB,LED			; H int1 προκαλεί on - off τα leds

reti

F_TABLE:

.db	"Program_mem toSRAM"		; συμβολοσειρά

.db	10,13					; line feed και carriage return

# 4.6 Μνήμη EEPROM

Oι μικροελεγκτές AVR διαθέτουν ενσωματωμένη μνήμη EEPROM. Το μέγεθος της κυμαίνεται από 64 bytes (στα μοντέλα AT Tiny10,AT Tiny12 και ΑΤ90S1200) έως 4096 bytes (στο μοντέλο ΑΤ Mega103). Υπάρχουν τρεις υπεύθυνοι κατ/τες για την πρόσβαση στη μνήμη EEPROM. Είναι ο κατ/τής δεδομένων (EEDR), ο κατ/τής διευθύνσεων (EEAR) και ο κατ/τής ελέγχου (EECR). Σε μικροελεγκτές με μνήμη άνω των 256 bytes,o κατ/τής διευθύνσεων χωρίζεται στους EEARH και EEARL.

Κώδικας για τη διαχείριση της EEPROM.

Ανάγνωση και εγγραφή στη μνήμη EEPROM. Χρησιμοποιούμε ένα μετρητή σε θέση μνήμης της EEPROM. Σε κάθε επανεκκίνηση (reset) του επεξεργαστή ο μετρητής αυξάνει και το περιεχόμενο αποθηκεύεται στην EEPROM και απεικονίζεται σε δεκαεξαδική μορφή στα LEDs.

.NOLIST
.INCLUDE "8515def.inc" ; Δήλωση μικροελεγκτή
.LIST
                                                	          ; Δήλωση σταθερών

.equ   cnt=$0000 	          ; διεύθυνση του μετρητή στην EEPROM

.def   mpr=R16 	    	    ; Δήλωση καταχωρητών

.def   neu=R17 		          ; κατ/της για προσωρινή αποθήκευση

; Διάνυσμα επανεκκίνησης- διακοπών

RJMP   main 		          ; επιστροφή στο κυρίως πρόγραμμα
                                                              ; κυρίως πρόγραμμα
main:
   LDI   mpr,$FF 	          ; τα bits της θύρας Port B γίνονται έξοδοι

OUT   DDRB,mpr

; Ανάγνωση ενός byte από τη μνήμη EEPROM

LDI   mpr,LOW(cnt)     ; Φόρτωση της διεύθυνσης  EEPROM
   OUT   EEARL,mpr	    ; στον κατ/τη διευθύνσεων EEAR

LDI   mpr,HIGH(cnt)         ; ξεχωριστά για το υψηλό και το χαμηλό byte
   OUT   EEARH,mpr  	          ;όταν η EEPROM έχει 512 Byte μνήμης 
   SBI   EECR,EERE 	          ; Θέτουμε το Read-Enable-Bit EERE,
      				          ; του κατ/τη ελέγχου της  EEPROM, EECR
   IN   neu,EEDR 	          ; ανάγνωση byte
   INC   neu	 	    ; Αύξηση κατ/τη

wait:

; Αναμονή όταν η EEPROM είναι απασχολημένη

SBIC   EECR,1	 	 ;Παράκαμψη επόμενης εντολής όταν το bit EEWE του EECR είναι1.
   RJMP   wait		 ; βρόχος αναμονής. Έξοδος όταν η μνήμη είναι έτοιμη
   OUT   EEDR,neu 	 ; Φόρτωση νέων δεδομένων στον κατ/τη δεδομένων EEDR
 	 	 	 	 ; Οι επόμενες 2 εντολές δεν πρέπει να διακοπούν ώστε η διαδικασία         	               		 ; εγγραφής να είναι έγκυρη. Για αυτό απενεργοποιούμε τις διακοπές.
   CLI

; Εγγραφή δεδομένων στη μνήμη

SBI   EECR,EEMWE       ; Θέτουμε το bit EEMWE(Master Write Enable)
   SBI   EECR,EEWE          ; Θέτουμε το bit EEWE(Write Enable) του κατ/τη

;ελέγχου της EEPROM για ενεργοποίηση της διαδικασίας εγγραφής.
 	 	 		 ; Το byte εγγράφεται εντός 1,5 milliseconds στη μνήμη.
 		 		 ; Αναστρέφουμε το περιεχόμενο του μετρητή και το μεταφέρουμε στα

; LEDs της PortB
 	 			 ; Το πρόγραμμα τελειώνει με ένα ατέρμονα βρόχο.
   COM   neu 		 ; αντιστροφή
   OUT   PORTB,neu  	 ; έξοδος στη θύρα Port B
loop:   RJMP   loop       ; ατέρμων βρόχος.

; Αποθήκευση του κώδικα στο τμήμα μνήμης EEPROM (και όχι στο

; code  segment) και μηδενισμός του μετρητή

.ESEG

.DB   $00  	 		; αποθήκευση ενός μηδενικού byte στην EEPROM.

;τέλος

Ανάγνωση και εγγραφή στη μνήμη EEPROM μέσω του hyperterminal.

Η διεύθυνση ανάγνωσης ή εγγραφής καθώς και τα δεδομένα προς αποθήκευση δίνονται από τον χρήστη μέσω του τερματικού των windows. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρουτίνες εγγραφής- ανάγνωσης στη μνήμη και τις ρουτίνες αποστολής-λήψης δεδομένου από UART. Επιπλέον, απαιτείται φόρτωση αρχείου .eep στη μνήμη EEPROM.

; ανάγνωση-εγγραφή της Eeprom μέσω UART

; Στο STK500 σύνδεση της Spare RS232 με το  PC

; Hyperterminal. RS232 setup rate στα 19200,8,N,1,N.

; Mega16 clk = 3.686Mhz

; Hex digits σε κεφαλαία.

.INCLUDE "m16def.inc"

jmp 	RESET 			; Reset Handler

reti 					;jmp EXT_INT0 -IRQ0 Handler

reti 					;jmp EXT_INT1 -IRQ1 Handler

reti 					;jmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler

reti 					;jmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler

reti 					;jmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler

reti 					;jmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler

reti 					;jmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler

reti 					;jmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler

reti 					;jmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler

reti 					;jmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler

reti 					;jmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler

reti 					;jmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler

reti 					;jmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler

reti 					;jmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler

reti 					;jmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler

reti 					;jmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler

reti 					;jmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler

reti 					;jmp EXT_INT2 ; IRQ2 Handler

reti 					;jmp TIM0_COMP ; Timer0 Compare Handler

reti 					;jmp SPM_RDY ;Store ProgramMemory Ready Handler

RESET:

.DEF dev_adrs = r17

.DEF adrs = r18

.DEF dat1 = r19

.DEF cbyt = r21

.DEF chr  = r25

;-----------------------------------

ldi	r16,high(RAMEND) ; κύριο πρόγραμμα

out	SPH,r16 		 ; αρχικοποίηση SP στο τέλος της RAM

ldi	r16,low(RAMEND)

out	SPL,r16

clr	r16

out ddrd, r16		;DirD ως είσοδος

out ddra, r16		;DirA ως είσοδος

out ddrc, r16		;DirC ως είσοδος

ser r16

out ddrb, r16		; DirB ως έξοδος

ldi r16, $FE		; 1 LED on

out portb, r16		;PortB high

;---------

main:

rcall usart_setup	;αρχικοποίηση UART

recv:	call disp_1			; εμφάνιση αρχικού μηνύματος

call U_R			; λήψη χαρακτήρα

cpi dat1, $52		; πατήθηκε R? (R,r=ανάγνωση)

breq read_sub

cpi dat1, $72		; πατήθηκε r?

breq read_sub

cpi dat1, $57		; πατήθηκε W? (W,w=εγγραφή)

breq write_sub

cpi dat1, $77		; πατήθηκε w?

breq write_sub

out portb, dat1

jmp recv

;-----------------------------

read_sub:

call disp_adrs		; εμφάνιση μηνύματος ζήτησης δ/νσης

call get_char		; λήψη δ/νσης adrs

mov adrs, chr

; ανάγνωση από eeprom

;ldi Xh,high(adrs)

movw r26,adrs

rcall disp_messdata

rcall ee_read

out portb, dat1

call U_T

;

ldi dat1,$0A

rcall U_T			; αποστολή χαρακτήρα

ldi dat1,$0D

rcall U_T			; αποστολή χαρακτήρα

;

jmp recv

;call disp_dat

disp_messdata:

ldi dat1,$64		; χαρακτήρας d

rcall U_T 			; αποστολή χαρακτήρα d

ldi dat1,$61		; χαρακτήρας a

rcall U_T	 		; αποστολή χαρακτήρα a

ldi dat1,$74		; χαρακτήρας t

rcall U_T 			; αποστολή χαρακτήρα t

ldi dat1,$61		; χαρακτήρας a

rcall U_T 			; αποστολή χαρακτήρα a

ldi dat1,$3D		; χαρακτήρας =

rcall U_T			 ; αποστολή χαρακτήρα =

ret

;----------------------------

write_sub:

call disp_adrs

call get_char		; λήψη δ/νσης adrs

mov adrs, chr

;out portb, adrs

call disp_dat

call get_char		; λήψη data1

mov dat1, chr

;out portb, dat1

; εγγραφή στην eeprom

;ldi Xh,high(adrs)

movw r26,adrs

rcall ee_write

out portb, dat1

ldi dat1,$0A

rcall U_T

ldi dat1,$0D

rcall U_T

jmp recv

stop:		rjmp stop

;-----------------------------

; ρουτίνα disp_r για εμφάνιση μηνύματος «Device Addr»

disp_r:

ldi XH, $00		; φόρτωση κατ/των δείκτη R26:R27

ldi XL, $1F		; με δ/νση μηνύματος στην eeprom

again2:

rcall ee_read		; κλήση ρουτίνας ανάγνωσης από eeprom

rcall U_T			; αποστολή χαρακτήρα σε uart

inc XL			; αύξηση δείκτη σε επόμενη θέση

cpi XL, $34		; ωσότου σταλούν όλοι οι χαρακτήρες μέχρι δ/νση $34

brne again2

ret

;-----------------------------

; ρουτίνα disp_adrs για εμφάνιση μηνύματος «Addr»

disp_adrs:

ldi XH, $00		; φόρτωση κατ/των δείκτη R26:R27

ldi XL, $32		; με δ/νση μηνύματος στην eeprom

again4:

rcall ee_read		; κλήση ρουτίνας ανάγνωσης από eeprom

rcall U_T			; αποστολή χαρακτήρα σε uart

inc XL			; αύξηση δείκτη σε επόμενη θέση

cpi XL, $3E		; ωσότου σταλούν όλοι οι χαρακτήρες μέχρι δ/νση $3Ε

brne again4

ret

;-------------------------------

; ρουτίνα disp_data για εμφάνιση μηνύματος «data»

disp_dat:

ldi XH, $00		; φόρτωση κατ/των δείκτη R26:R27

ldi XL, $3C		; με δ/νση μηνύματος στην eeprom

again5:

rcall ee_read 		; κλήση ρουτίνας ανάγνωσης από eeprom

rcall U_T			; αποστολή χαρακτήρα σε uart

inc XL			; αύξηση δείκτη σε επόμενη θέση

cpi XL, $48		; ωσότου σταλούν όλοι οι χαρακτήρες μέχρι δ/νση $48

brne again5

ret

;-------------------------------

; ρουτίνα get_char για λήψη-επεξεργασία χαρακτήρα

get_char:

call U_R

mov r16, dat1

andi r16, $F0		;XXXX 0000

cpi r16, $40		;0010 0000

breq ltr

mov r16, dat1

andi r16, $0F		;0000 XXXX

mov chr, r16		;0000 XXXX

swap chr			;XXXX 0000

jmp cont

ltr:

mov r16, dat1

andi r16, $0F		;0000 XXXX

cpi r16,$01

breq A

cpi r16,$02

breq B

cpi r16,$03

breq C

cpi r16,$04

breq D

cpi r16,$05

breq E

cpi r16,$06

breq F

A:		ldi chr, $A0

jmp cont

B:		ldi chr, $B0

jmp cont

C:		ldi chr, $C0

jmp cont

D:		ldi chr, $D0

jmp cont

E:		ldi chr, $E0

jmp cont

F:		ldi chr, $F0

jmp cont

cont:

call U_R

mov r16, dat1

andi r16, $F0		;XXXX 0000

cpi r16, $40		;0010 0000

breq ltr2

mov r16, dat1

andi r16, $0F		;0000 XXXX

or	chr, r16

jmp	chrdone

ltr2:

mov r16, dat1

andi r16, $0F		;0000 XXXX

cpi r16,$01

breq AA

cpi r16,$02

breq BB

cpi r16,$03

breq CC

cpi r16,$04

breq DD

cpi r16,$05

breq EE

cpi r16,$06

breq FF

AA:		ori chr, $0A

jmp chrdone

BB:		ori chr, $0B

jmp chrdone

CC:		ori chr, $0C

jmp chrdone

DD:		ori chr, $0D

jmp chrdone

EE:		ori chr, $0E

jmp chrdone

FF:		ori chr, $0F

jmp chrdone

chrdone:

ret

; ----------------------------------------------------------

; ρουτίνα αποστολής UART_Transmit-------------

U_T:

sbis UCSRA,UDRE		; αναμονή για άδειασμα transmit buffer

rjmp U_T

out UDR,dat1		; τοποθέτηση δεδομένων (r16) στον buffer,			ret				; για αποστολή δεδομένων

; ρουτίνα λήψης USART_RECEIVE---------------

U_R:

sbis UCSRA, RXC		; αναμονή λήψης δεδομένων

rjmp U_R

in dat1, UDR		; λήψη δεδομένων από buffer

ret

;----------------END----------------------

; ρουτίνα εγγραφής στην EEPROM -----------------

ee_write:

sbic EECR,EEWE		;αναμονή ολοκλήρωσης προηγούμενης εγγραφής

rjmp ee_write

out EEARH, XH		; τοποθέτηση δ/νσης (r18:r17) στους κατ/τες δ/νσης

out EEARL, XL

out EEDR,dat1		; εγγραφή δεδομένου (r16) σε κατ/τη δεδομένων

sbi EECR,EEMWE 		; θέσιμο bit EEMWE

sbi EECR,EEWE		; εκκίνηση εγγραφής θέτοντας το bit EEWE

ret

;---------EE_WRITE END-------------

; ρουτίνα ανάγνωσης από EEPROM -----------------

ee_read:

sbic EECR,EEWE		;αναμονή ολοκλήρωσης προηγούμενης εγγραφής

rjmp ee_read

out EEARH, XH		; τοποθέτηση δ/νσης (r18:r17) στους κατ/τες δ/νσης

out EEARL, XL

sbi EECR,EERE		; εκκίνηση ανάγνωσης eeprom με θέσιμο bit EERE

in dat1,EEDR		; ανάγνωση δεδομένου από κατ/τη δεδομένων

ret

;----------EΕ_READ END-----------

; ρουτίνα DISPLAY1 για εμφάνιση μηνύματος «press R to read w to write»

disp_1:

ldi XH, $00		; καταχωρητές δείκτη R27

ldi XL, $00		; και R26

again1:

rcall ee_read

rcall U_T

inc XL

cpi XL, $21

brne again1

ret

;----------disp_1 end-----------

; ρουτίνα καθυστέρησης Delay ----------------

delay:

ldi r22, $05

wait0:	ldi r23, $FF

wait1:	ldi r24, $FF

wait2:	dec r24

brne wait2

dec r23

brne wait1

dec	r22

brne wait0

ret

;--------------------Delay End------------------

; ρουτίνα αρχικοποίησης USART SETUP---------------------

usart_setup:

ldi r17,$00		; Buad rate H

ldi r16,$0B		; 3,68MHZ->19200

out UBRRH,r17		; επιλογή ρυθμού μετάδοσης

out UBRRL,r16

ldi r16,(0<<U2X)|(0<<MPCM)

out UCSRA,r16

ldi r16,(0<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UDRIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<UCSZ2)

out UCSRB,r16

ldi r16,(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCPOL)

out UCSRC,r16

ret

; τέλος ρουτίνας αρχικοποίησης USART SETUP ------------------

; τμήμα μνήμης EEPROM (δημιουργία αρχείου .eep)-------------------------------

.ESEG

;	n/l	 p	 r	 e	 s	 s		 R	 	 t	 o		r	 e	 a	 d		 W		 t	 o		 w	 r	 i	 t	 e	.	.	.	 n/l 	 i	 /	 p		 D	 e	 v	 i	 c	 e		 a	 d	 r	 s	 .	 .	n/l		 i	 /	 p	 	 a	 d	 r	 s	 n/l	 i	 /	 p		 d	 a	 t	 a	 n/l

const1: .DB $0A,$0D,$70,$72,$65,$73,$73,$20,$52,$20,$74,$6F,$20,$72,$65,$61,$64,$20,$57,$20,$74,$6F,$20,$77,$72,$69,$74,$65,$2E,$2E,$2E,$0A,$0D,$69,$2F,$70,$20,$44,$65,$76,$69,$63,$65,$20,$61,$64,$72,$73,$2E,$2E,$0A,$0D,$69,$2F,$70,$20,$61,$64,$72,$73,$0A,$0D,$69,$2F,$70,$20,$64,$61,$74,$61,$0A,$0D

;			 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 1a	 1b	 1c	 1d	 1e	 1f	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 2a	 2b	 2c	 2d	 2e	 2f	 30	 31	 32	 33	 34  35	 36	 37	 38	 39	 3a	 3b	 3c	 3d	 3e	 3f	 40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47

# 4.7 Σειριακή Διεπαφή I2C (TWI)

Ο Δίαυλος Διασύνδεσης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (I2C – Inter Integrated Circuit) είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από την εταιρία Philips και, λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει, χρησιμοποιείται ευρύτατα από πολλές άλλες εταιρίες με ποικίλες ονομασίες. Ο ATmega16 υποστηρίζει τον δίαυλο αυτό με μόνη διαφορά την ονομασία που δίνει σε αυτόν η Atmel : Σειριακή Διεπαφή Δύο Καλωδίων (TWI – Two-wire Serial Interface).

Όπως φαίνεται και από την ονομασία της Atmel, ο δίαυλος I2C απαιτεί μόνο δύο αγωγούς, έναν για τα δεδομένα, τη γραμμή σειριακών δεδομένων (SDA – Serial Data Line), και έναν για το ρολόι, τη γραμμή σειριακού ρολογιού (SCL – Serial Clock Line) .  αυτό είναι και το βασικό του πλεονέκτημα. Σε κάθε συσκευή που συνδέεται στον δίαυλο αντιστοιχεί μια μοναδική διεύθυνση και λαμβάνουν χώρα απλές σχέσεις κύριας / εξαρτώμενης διάταξης (Master / Slave) με τον Master να μπορεί να λειτουργήσει είτε ως πομπός είτε ως δέκτης. Είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω από ένας Master στον ίδιο δίαυλο χωρίς να χάνονται δεδομένα χάρη στην ανίχνευση και διαιτησία των συγκρούσεων. Ο ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων ισούται με 100 Kbits/sec κατά την τυπική λειτουργία, 400 Kbits/sec στην γρήγορη λειτουργία και 3.4 Mbits/sec κατά τη λειτουργία υψηλής ταχύτητας. Ο ATmega16 λειτουργεί μέχρι τα 400 Kbits/sec.

Σχήμα 4.6  Διασύνδεση του διαύλου I2C

Κάθε byte που μεταδίδεται στον δίαυλο I2C συνοδεύεται από ένα bit επιβεβαίωσης (acknowledge bit) οπότε όλα τα πακέτα δεδομένων έχουν μήκος εννέα bits. Κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης δεδομένων, ο Master, δηλαδή στην πλακέτα που υλοποιήθηκε ο Atmega16, παράγει το σήμα χρονισμού και τις συνθήκες εκκίνησης (START condition) και τερματισμού (STOP condition) ενώ ο δέκτης έχει την ευθύνη να επιβεβαιώσει τη λήψη. Κάθε bit δεδομένων που μεταδίδεται στον δίαυλο μεταξύ μιας συνθήκης εκκίνησης και μιας τερματισμού συνοδεύεται από έναν παλμό του σήματος χρονισμού το οποίο επίσης παράγεται από τον Master. Η στάθμη της γραμμής δεδομένων πρέπει να διατηρείται σταθερή όταν η στάθμη του ρολογιού είναι υψηλή με μόνη εξαίρεση τις συνθήκες εκκίνησης και τερματισμού.

Ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στο δίαυλο περιορίζεται μόνο από το μέγιστο χωρητικό φορτίο του διαύλου των 400pF και τον αριθμό των συνδυασμών των 7 bit  των διευθύνσεων (δηλαδή 128) των Slaves.

Σχήμα 4.7  Έγκυρα δεδομένα

Στο ακόλουθο σχήμα εικονίζεται η λειτουργική μονάδα του ATmega16 που υλοποιεί την επικοινωνία μέσω διαύλου I2C.

Σχήμα 4.8 Απεικόνιση της λειτουργικής μονάδας I2C

Ορολογία  Ι2C bus:

Master:αρχίζει μια μεταφορά (εντολή έναρξης), παράγει  σήμα ρολογιού (SCL) και τερματίζει τη μεταφορά

Slave:η συσκευή που καλείται από τον master

Transmitter:η συσκευή που στέλνει τα στοιχεία στο bus

Receiver:λαμβάνει τα στοιχεία από το bus

Multi-Master: η δυνατότητα για περισσότερους από έναν master να συνυπάρξουν στο bus συγχρόνως χωρίς απώλεια λόγω σύγκρουσης δεδομένων.

Arbitration: διαδικασία που εγκρίνει μόνο έναν master τη φορά να πάρει τον έλεγχο του bus.

Synchronization: διαδικασία που συγχρονίζει τα σήματα ρολογιών που παρέχονται από δύο ή περισσότερους master.

SDA: γραμμή σημάτων δεδομένων (Serial DAta)

SCL: γραμμή σημάτων ρολογιών (Serial CLock)

Σχήμα 4.9 Μετάδοση σε I2C

Χρήση της διεπαφής I2C για ανάγνωση και εγγραφή σε εξωτερική μνήμη EEPROM μέσω του hyperterminal.

Η διεύθυνση ανάγνωσης ή εγγραφής καθώς και τα δεδομένα προς αποθήκευση δίνονται από τον χρήστη μέσω του τερματικού των windows. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρουτίνες εγγραφής- ανάγνωσης στη μνήμη και τις ρουτίνες αποστολής-λήψης δεδομένου από USART. Επιπλέον, απαιτείται φόρτωση του αρχείου .eep στη μνήμη EEPROM. Σχόλιο: Η εφαρμογή αυτή επεκτείνεται και σε άλλες I2C συσκευές.

Σχήμα 4.10 Διεπαφή I2C για ανάγνωση-εγγραφή σε εξωτερική μνήμη EEPROM μέσω του hyperterminal

Συνδεσμολογία εξωτερικής I2C EEPROM με το STK500 :

- Σύνδεσε GND του EEPROM  με Ground του STK500.

- Σύνδεσε VCC του EEPROM με VTG pin του STK500.

- Σύνδεσε EEPROM Pins A0,A1,A2 με  GND. (αντιστοιχεί στο device address Α0)

- Σύνδεσε SCL pin του EEPROM με PC0 (SCL) του STK500.

- Σύνδεσε SDA pin του EEPROM με PC1 (SDA) του STK500.

- Pullup SCL wire μέσω 10K resistor με VCC.

- Pullup SDA wire μέσω 10K resistor με VCC.

Σχήμα 4.11 Σύνδεση I2C μνήμης EEPROM με ATMEGA16

; ο mega16 διαθέτει TWI controller.

; Στο STK500 σύνδεσε το SpareRS232 για σύνδεση του PC με

; το Hyperterminal. RS232 setup rate στα 115200,8,N,1,N.

; Mega16 clk = 3.686Mhz

; Hex digits σε κεφαλαία.

; I2C SCK = PC0

; I2C SDA = PC1

.INCLUDE "m16def.inc"

jmp 	RESET 			; Reset Handler

RESET: 	.DEF dev_adrs = r17

.DEF adrs = r18

.DEF dat1 = r19

.DEF cbyt = r21

.DEF chr  = r25

ldi	r16,high(RAMEND) 	; κύριο πρόγραμμα

out	SPH,r16 			; αρχικοποίηση SP στο τέλος της RAM

ldi	r16,low(RAMEND)

out	SPL,r16

clr	r16

out ddrd, r16			;DirD ως είσοδος

out ddra, r16			;DirA ως είσοδος

out ddrc, r16			;DirC ως είσοδος

ser r16

out ddrb, r16			; DirB ως έξοδος

ldi r16, $FE			; 1 LED on

out portb, r16			; PortB high

;---------------------

main:

rcall twi_setup			; αρχικοποίηση μονάδας TWI

rcall usart_setup		; αρχικοποίηση UART

recv:	call disp_1				; εμφάνιση αρχικού μηνύματος

call U_R				; λήψη χαρακτήρα

cpi dat1, $52			; πατήθηκε R? (R,r=ανάγνωση)

breq read_sub

cpi dat1, $72			; πατήθηκε r?

breq read_sub

cpi dat1, $57			; πατήθηκε W? (W,w=εγγραφή)

breq write_sub

cpi dat1, $77			; πατήθηκε w?

breq write_sub

jmp recv				; επανάληψη ώσπου πατηθεί R,r,W,w

;-----------------------------

read_sub:

call disp_r			; κλήση ρουτίνας disp_r για εμφάνιση

; μηνύματος «Device Addr»

call get_char			; λήψη δ/νσης συσκευής (device adrs=Α0)

mov dev_adrs, chr

call disp_adrs			; κλήση ρουτίνας disp_adrs για εμφάνιση

; μηνύματος «Addr»

call get_char			; λήψη δ/νσης

mov adrs, chr

call read_i2cbyte		; ανάγνωση byte από i2c συσκευή

out portb, dat1

call U_T				; αποστολή χαρακτήρα σε uart

jmp recv

;----------------------------

call disp_r

call get_char			; λήψη device adrs

mov dev_adrs,chr

call disp_adrs

call get_char			; λήψη adrs της eeprom

mov adrs, chr

call disp_dat

call get_char			; λήψη data1

mov dat1, chr

call write_i2cbyte		; εγγραφή byte σε i2c συσκευή

jmp recv

stop:

rjmp stop

;-----------------------------

; ρουτίνα disp_r για εμφάνιση μηνύματος «Device Addr»

disp_r:

ldi XH, $00		; φόρτωση κατ/των δείκτη R26:R27

ldi XL, $1F		; με δ/νση μηνύματος στην eeprom

again2:

rcall ee_read		; κλήση ρουτίνας ανάγνωσης από eeprom

rcall U_T			; αποστολή χαρακτήρα σε uart

inc XL			; αύξηση δείκτη σε επόμενη θέση

cpi XL, $34		; ωσότου σταλούν όλοι οι χαρακτήρες μέχρι δ/νση $34

brne again2

ret

;------------------------------

; ρουτίνα disp_adrs για εμφάνιση μηνύματος «Addr»

disp_adrs:

ldi XH, $00		; φόρτωση κατ/των δείκτη R26:R27

ldi XL, $32		; με δ/νση μηνύματος στην eeprom

again4:

rcall ee_read		; κλήση ρουτίνας ανάγνωσης από eeprom

rcall U_T			; αποστολή χαρακτήρα σε uart

inc XL			; αύξηση δείκτη σε επόμενη θέση

cpi XL, $3E		; ωσότου σταλούν όλοι οι χαρακτήρες μέχρι δ/νση $3Ε

brne again4

ret

;-------------------------------

; ρουτίνα disp_data για εμφάνιση μηνύματος «data»

disp_dat:

ldi XH, $00		; φόρτωση κατ/των δείκτη R26:R27

ldi XL, $3C		; με δ/νση μηνύματος στην eeprom

again5:

rcall ee_read 		; κλήση ρουτίνας ανάγνωσης από eeprom

rcall U_T			; αποστολή χαρακτήρα σε uart

inc XL			; αύξηση δείκτη σε επόμενη θέση

cpi XL, $48		; ωσότου σταλούν όλοι οι χαρακτήρες μέχρι δ/νση $48

brne again5

ret

;-------------------------------

; ρουτίνα get_char για λήψη-επεξεργασία χαρακτήρα

get_char:

call U_R

mov r16, dat1

andi r16, $F0		;XXXX 0000

cpi r16, $40		;0010 0000

breq ltr

mov r16, dat1

andi r16, $0F		;0000 XXXX

mov chr, r16		;0000 XXXX

swap chr			;XXXX 0000

jmp cont

ltr:

mov r16, dat1

andi r16, $0F		;0000 XXXX

cpi r16,$01

breq A

cpi r16,$02

breq B

cpi r16,$03

breq C

cpi r16,$04

breq D

cpi r16,$05

breq E

cpi r16,$06

breq F

A:		ldi chr, $A0

jmp cont

B:		ldi chr, $B0

jmp cont

C:		ldi chr, $C0

jmp cont

D:		ldi chr, $D0

jmp cont

E:		ldi chr, $E0

jmp cont

F:		ldi chr, $F0

jmp cont

cont:

call U_R

mov r16, dat1

andi r16, $F0		;XXXX 0000

cpi r16, $40		;0010 0000

breq ltr2

mov r16, dat1

andi r16, $0F		;0000 XXXX

or	chr, r16

jmp	chrdone

ltr2:

mov r16, dat1

andi r16, $0F		;0000 XXXX

cpi r16,$01

breq AA

cpi r16,$02

breq BB

cpi r16,$03

breq CC

cpi r16,$04

breq DD

cpi r16,$05

breq EE

cpi r16,$06

breq FF

AA:		ori chr, $0A

jmp chrdone

BB:		ori chr, $0B

jmp chrdone

CC:		ori chr, $0C

jmp chrdone

DD:		ori chr, $0D

jmp chrdone

EE:		ori chr, $0E

jmp chrdone

FF:		ori chr, $0F

jmp chrdone

chrdone:

ret

;--------------------------------------------

; ρουτίνα εγγραφής byte σε I2C

write_i2cbyte:

ldi r16, (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)

out TWCR, r16 				; μετάδοση συνθήκης εκκίνησης

rcall tw_wait

out TWDR, dev_adrs			;device address + W  (εγγραφή)

ldi r16, (1<<TWINT) | (1<<TWEN)

out TWCR, r16

rcall tw_wait

out TWDR, adrs				; φόρτωση  address

ldi r16, (1<<TWINT) | (1<<TWEN)

out TWCR, r16

rcall tw_wait

;-----------------------

; φόρτωση  Data

out TWDR, dat1

ldi r16, (1<<TWINT) | (1<<TWEN)

out TWCR, r16

rcall tw_wait

;------------------------------

ldi r16, (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)

out TWCR, r16 				; μετάδοση συνθήκης τερματισμού

ret

;----------------------------------------------------------------------------------------

; ρουτίνα ανάγνωσής byte από I2C

read_i2cbyte:

ldi r16, (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)

out TWCR, r16 				; μετάδοση συνθήκης εκκίνησης

rcall tw_wait

;---------------------------------

out TWDR, dev_adrs			;device address + W (εγγραφή)

ldi r16, (1<<TWINT) | (1<<TWEN)

out TWCR, r16

rcall tw_wait

;---------------------------------

out TWDR, adrs				; αποστολή Byte Address

ldi r16, (1<<TWINT) | (1<<TWEN)

out TWCR, r16

rcall tw_wait

;---------------------------------

ldi r16, (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)

out TWCR, r16				; μετάδοση συνθήκης εκκίνησης

rcall tw_wait

;-----------------------------------

ldi r16, $01

add dev_adrs, r16			; add 1 to dev.adrs to make  read

out TWDR, dev_adrs			; device address + R(ανάγνωση)

ldi r16, (1<<TWINT) | (1<<TWEN)

out TWCR, r16

rcall tw_wait

;-----------------------------------

ldi r16, (1<<TWINT) | (1<<TWEN)	; ανάγνωση Data byte

out TWCR, r16

rcall tw_wait

in dat1, twdr

;---------------------------------

ldi r16, (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)

out TWCR, r16 			; μετάδοση συνθήκης τερματισμού

ret

;-------------------------------------------

;--------------ERROR-----------

ERROR:

in r16,TWSR

andi r16, $F8

ldi r16, $AA

out portb, r16

ret

;---------END ERROR------------

; ---------------------------------------

; αρχικοποίηση TWI ---------------

twi_setup:

ldi r16, $0A

out twbr, r16			; επιλογή Bit Rate κατ/τη = 10 d.

ldi r16, $00

out twsr, r16			; ρύθμιση κατ/τη κατάστασης.

clr r16

out twar, r16			; ρύθμιση κατ/τη δ/νσεων

ldi r16, $04

out twcr, r16			; ρύθμιση κατ/τη ελέγχου

ret

;------------END TWI SETUP--------------

;--------------------------------------------------------------------------

; ρουτίνα αναμονής ---------------------------------------------------

tw_wait:						; αναμονή να τεθεί η int. flag

in r16,TWCR

sbrs r16,TWINT

rjmp tw_wait

ret

;-------------END TWI WAIT------

; ------------------------------------------------------------

; ρουτίνα αποστολής UART_Transmit-------------

U_T:

sbis UCSRA,UDRE		; αναμονή για άδειασμα transmit buffer

rjmp U_T

out UDR,dat1		; τοποθέτηση δεδομένων (r16) στον buffer,		 	ret				; για αποστολή δεδομένων

;------------------------------------------------------------

; ρουτίνα λήψης USART_RECEIVE---------------

U_R:

sbis UCSRA, RXC		; αναμονή λήψης δεδομένων

rjmp U_R

in dat1, UDR		; λήψη δεδομένων από buffer

ret

;------------------------------------------------------------

;----------EEPROM WRITE--------------------------

; ρουτίνα εγγραφής στην EEPROM -----------------

ee_write:

sbic EECR,EEWE		;αναμονή ολοκλήρωσης προηγούμενης εγγραφής

rjmp ee_write

out EEARH, XH		; τοποθέτηση δ/νσης (r18:r17) στους κατ/τες δ/νσης

out EEARL, XL

out EEDR,dat1		; εγγραφή δεδομένου (r16) σε κατ/τη δεδομένων

sbi EECR,EEMWE 		; θέσιμο bit EEMWE

sbi EECR,EEWE		; εκκίνηση εγγραφής θέτοντας το bit EEWE

ret

;---------EE_WRITE END--------------------------------

;-----------EEPROM READ----------------------------

; ρουτίνα ανάγνωσης από EEPROM -----------------

ee_read:

sbic EECR,EEWE		;αναμονή ολοκλήρωσης προηγούμενης εγγραφής

rjmp ee_read

out EEARH, XH		; τοποθέτηση δ/νσης (r18:r17) στους κατ/τες δ/νσης

out EEARL, XL

sbi EECR,EERE		; εκκίνηση ανάγνωσης eeprom με θέσιμο bit EERE

in dat1,EEDR		; ανάγνωση δεδομένου από κατ/τη δεδομένων

ret

;----------EΕ_READ END-----------------------------

;----------DISPLAY1--------------------------------

; ρουτίνα DISPLAY1 για εμφάνιση μηνύματος «press R to read w to write»

disp_1:

ldi XH, $00		; καταχωρητές δείκτη R27

ldi XL, $00		; και R26

again1:

rcall ee_read

rcall U_T

inc XL

cpi XL, $21

brne again1

ret

;----------disp_1 end-----------

; ρουτίνα καθυστέρησης Delay ----------------

delay:

ldi r22, $05

wait0:	ldi r23, $FF

wait1:	ldi r24, $FF

wait2:	dec r24

brne wait2

dec r23

brne wait1

dec	r22

brne wait0

ret

;--------------------Delay End------------------

; ---------------------------------------------------------------------

; ρουτίνα αρχικοποίησης USART SETUP---------------------

usart_setup:

ldi r17,$00		; Buad rate H

ldi r16,$0B		; 3,68MHZ->19200

out UBRRH,r17		; επιλογή ρυθμού μετάδοσης

out UBRRL,r16

ldi r16,(0<<U2X)|(0<<MPCM)

out UCSRA,r16

ldi r16,(0<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UDRIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<UCSZ2)

out UCSRB,r16

ldi r16,(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCPOL)

out UCSRC,r16

ret

; τέλος ρουτίνας αρχικοποίησης USART SETUP ------------------

;------------------------------------------------------------------------------------------

; τμήμα μνήμης EEPROM (δημιουργία αρχείου .eep)-------------------------------

.ESEG

;			 n/l	 p	 r	 e	 s	 s		 R	 	 t	 o		r	 e	 a	 d		 W		 t	 o		 w	 r	 i	 t	 e	.	.	.	 n/l 	 i	 /	 p		 D	 e	 v	 i	 c	 e		 a	 d	 r	 s	 .	 .	n/l		 i	 /	 p	 	 a	 d	 r	 s	 n/l	 i	 /	 p		 d	 a	 t	 a	 n/l

const1: .DB $0A,$0D,$70,$72,$65,$73,$73,$20,$52,$20,$74,$6F,$20,$72,$65,$61,$64,$20,$57,$20,$74,$6F,$20,$77,$72,$69,$74,$65,$2E,$2E,$2E,$0A,$0D,$69,$2F,$70,$20,$44,$65,$76,$69,$63,$65,$20,$61,$64,$72,$73,$2E,$2E,$0A,$0D,$69,$2F,$70,$20,$61,$64,$72,$73,$0A,$0D,$69,$2F,$70,$20,$64,$61,$74,$61,$0A,$0D

;			 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 1a	 1b	 1c	 1d	 1e	 1f	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 2a	 2b	 2c	 2d	 2e	 2f	 30	 31	 32	 33	 34  35	 36	 37	 38	 39	 3a	 3b	 3c	 3d	 3e	 3f	 40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47

# 4.8 ADC και UART

Υλοποίηση κυκλώματος θερμόμετρου και φωτόμετρου

Το πρόγραμμα αποστέλλει τιμές θερμοκρασίας και φωτισμού στην οθόνη του hyperterminal ενός PC.

Σχήμα 4.12 Σύνδεση θερμομέτρου-φωτομέτρου με HyperTerminal μέσω ADC

Θερμόμετρο

Ως θερμόμετρο χρησιμοποιήθηκε ο αισθητήρας θερμοκρασίας LM35DZ της RS Components. Πρόκειται για έναν ημιαγωγό ακριβείας που δίνει έξοδο 10mV ανά βαθμό Κελσίου. Προσφέρει ακρίβεια ¼ oC σε θερμοκρασίες δωματίου και ¾ oC γενικά και διαθέτει εύρος από 0 oC έως 100 oC.

Φωτόμετρο

Ως φωτόμετρο χρησιμοποιήθηκε μια φωτοευαίσθητη αντίσταση των 5ΚΩ σε φωτισμό 100Lux. Αποτελείται από ένα μείγμα μικροκρυστάλλων και έχει υψηλή φωτοευαισθησία από την περιοχή του υπεριώδους μέχρι το υπέρυθρο. Ηλεκτρικά συμπεριφέρεται σαν ωμική αντίσταση με αγωγιμότητα που είναι ανάλογη της στάθμης του φωτισμού σε Lux. Επειδή, όταν χρησιμοποιείται η εσωτερική πηγή τάσης αναφοράς του AVR, η μέγιστη τάση προς μέτρηση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0 και 2,56V, χρησιμοποιήθηκε ένας διαιρέτης τάσης όπως φαίνεται στο παράρτημα Α σχήμα 1 (MCU & RS232). Λαμβάνοντας υπ’ όψη και τη σταθερά μετατροπής του ADC η σχέση ανάμεσα στον αριθμό των counts (c) και τον φωτισμό L σε Lux είναι η εξής:

Συνδεσμολογία

Σχήμα 4.13 Σύνδεση θερμομέτρου-φωτομέτρου με ATMEGA16

Κώδικας

//usart 8-bit

#include <avr/io.h>

void USART_Init( unsigned int baud );

void USART_Transmit( unsigned char data );

unsigned char USART_Receive( void );

int ADC_read (void) ;

void gettemp (int * temp, int * dec);

void getlight (int * light);

int light (void);

void message(void);

int t, d, h, t1,t2,d1,d2;

long st, t100,fos,f1,f2,f3;

int main(void)

{

unsigned char dedomeno;

DDRD = 0; /* set for input. */

DDRB = 0xff; /* enable as output */

USART_Init(23); /*UBRR=25 sta 1.0000 Mhz antistoixei 2400bps (error 0.2%) */

/* UBRR=23 ->fosc = 3.6864 MHz  (error 0.0%) */

while(1)

{

/////////////////

message();

USART_Transmit((char) 0x0B);

USART_Transmit((char) 0x0A);

USART_Transmit((char) 0x0D);

dedomeno=USART_Receive();

if ((dedomeno==((char) 0x74)) || (dedomeno==((char) 0x54)))					//t or T

{

// while (1)

//{

st = 0L;

for (h = 0; h < 299; h++) ///anti 4000

{

gettemp (&t, &d);

st += t * 100 + d;

}

t100 = st / 299 + 122; // average & calibration

t = (int) (t100 / 100);

d = (int) (t100 % 100);

t1= (t / 10)+49;

t2=(t %10)+48;

d=d+81;

d1=(d / 10)+40;

d2=(d %10)+48;

/////;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

/////;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

///   }

USART_Transmit(t1); ////prwto psifio thermokrasias

USART_Transmit(t2);  /// deutero psifio

USART_Transmit((char) 0x2C);

USART_Transmit(d1);  //// dekadiko psifio

USART_Transmit(d2);  //// dekadiko psifio

USART_Transmit((char) 0xB0);

USART_Transmit((char) 0x43);

//ws EDW!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! !  gia thermokrasia

};

//////////////////////////fos

if ((dedomeno==((char) 0x6C)) || (dedomeno==((char) 0x4C)))	//l or L

{

fos=light() - 70;

f1=(int) (fos / 100);

f2=(int)(fos/10) %10;

f3=(int)(fos%10);

f1=f1+48;

f2=f2+48;

f3=f3+48;

USART_Transmit(f1);//USART_Transmit(fos);

USART_Transmit(f2);

USART_Transmit(f3);

USART_Transmit((char)0x4C);

USART_Transmit((char)0x55);

USART_Transmit((char)0x58);

////////////////

dedomeno=USART_Receive();

USART_Transmit(dedomeno);

PORTB=f2;

}

}

USART_Transmit((char) 0x0A);

return 0;

}

//////////////////////////////////////////////////////////////

int light (void)

{

int l, i;

long sll;

//char buf[21];

//while (1)

// {

sll = 0L;

for (i = 0; i < 400; i++)

{

getlight (&l);

sll += l;

}

l = (int) (sll / 400);

return l;

}

void getlight (int * light) /* get light */

{

int data;

ADMUX = 0xC4; /* set analog mux to LDR */

data = ADC_read ();

* light = (int) ((106400L - 160L * data) / data);

}

void gettemp (int * temp, int * dec) /* get temperature */

{

int data;

ADMUX = 0xC3; /* set analog mux to LM35 */

data = ADC_read ();

* temp = data / 4;

* dec = (data % 4) * 25;

}

/////////////////////

int ADC_read (void) /* make an ADC convertion */

{

int i;

int data, data_temp;

ADCSRA = 0xC7; /* single convertion (dummy) */

while (!(ADCSRA & 0x10)) /* wait until convertion complete */

;

data = 0;

for (i = 0; i < 16; i++)

{

ADCSRA = 0xC7; /* single convertion */

while (!(ADCSRA & 0x10)) /* wait until convertion complete */

;

data_temp = ADCL;

data_temp += (ADCH << 8);

data += data_temp;

}

cbi (ADCSRA, ADEN); /* disable ADC */

return (data >> 4);

}

///////

void USART_Init( unsigned int baud )

{

/* Set baud rate */

UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);

UBRRL = (unsigned char)baud;

/* Enable receiver and transmitter */

UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);

/* Set frame format: 8data, 2stop bit */

UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);

}

void USART_Transmit( unsigned char data )

{

/* Wait for empty transmit buffer */

while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )

;

/* Put data into buffer, sends the data */

UDR = data;

}

unsigned char USART_Receive( void )

{

/* Wait for data to be received */

while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )

;

/* Get and return received data from buffer */

return UDR;

}

void message(void)

{

USART_Transmit((char) 0x50);  //P

USART_Transmit((char) 0x72); //r

USART_Transmit((char) 0x65); //e

USART_Transmit((char) 0x73); //s

USART_Transmit((char) 0x73); //s

USART_Transmit((char) 0x20); //

USART_Transmit((char) 0x74); //t

USART_Transmit((char) 0x20); //

USART_Transmit((char) 0x66); //f

USART_Transmit((char) 0x6F); //o

USART_Transmit((char) 0x72); //r

USART_Transmit((char) 0x20); //

USART_Transmit((char) 0x74); //t

USART_Transmit((char) 0x65); //e

USART_Transmit((char) 0x6D); //m

USART_Transmit((char) 0x70); //p

USART_Transmit((char) 0x65); //e

USART_Transmit((char) 0x72); //r

USART_Transmit((char) 0x61); //a

USART_Transmit((char) 0x74); //t

USART_Transmit((char) 0x75); //u

USART_Transmit((char) 0x72); //r

USART_Transmit((char) 0x65); //e

USART_Transmit((char) 0x2D); //-

USART_Transmit((char) 0x20); //

USART_Transmit((char) 0x6C); //l

USART_Transmit((char) 0x20); //

USART_Transmit((char) 0x66); //f

USART_Transmit((char) 0x6F); //o

USART_Transmit((char) 0x72); //r

USART_Transmit((char) 0x20); //

USART_Transmit((char) 0x6C); //l

USART_Transmit((char) 0x69); //i

USART_Transmit((char) 0x67); //g

USART_Transmit((char) 0x68); //h

USART_Transmit((char) 0x74); //t

}

# Text boxes

Δημιουργία Εκπαιδευτικών Ασκήσεων και Εφαρμογών στον μικροελεγκτή AVR

Αντώνιος Σ. Κουζανίδης

Αντώνιος Σ. Κουζανίδης

............................

Κ. Πεκμεστζή

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Ν. Μήτρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Γ. Στασινόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

...................................

Αντώνιος Σ. Κουζανίδης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Αντώνιος Σ. Κουζανίδης , 2005

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Debugging Controls:

(Trace Into, Step Over, Step Out,..., Toggle Breakpoint, Clear Breakpoint, Reset)

Debugging windows control:

(Watch Window, Register Window, Memory Window, Processor Window, Message Window, IO Window)

STK500/AVRISO/JTAGICE programming tool

Δημιουργία Εκπαιδευτικών Ασκήσεων και Εφαρμογών στον μικροελεγκτή AVR