|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων |
| --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναστάσιος Κ. Κοσμάς

Επιβλέπων:  Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιανουάριος 2005

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων |
| --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναστάσιος Κ. Κοσμάς

Επιβλέπων:  Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 25η Ιανουαρίου 2005

................................           .................................        ........................................

Π. Δ. Μπούρκας                 Ν. Ι. Θεοδώρου                Κ. Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.              Καθηγητής Ε.Μ.Π.           Αναπληρωτής Καθηγητής

Αθήνα, Ιανουάριος 2005

...................................................

Αναστάσιος Κ. Κοσμάς

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright ©  Αναστάσιος Κοσμάς, 2005.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται έντονα η ανησυχία των πολιτών για τις πιθανές βιολογικές επιδράσεις κάθε μορφής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Σειρά πειραμάτων έχουν πραγματοποιηθεί ανά τον κόσμο προκειμένου να εντοπισθούν οι επιδράσεις αυτές, ενώ τα μέτρα προστασίας του κοινού εστιάζουν κυρίως στα πεδία υψηλών και πολύ υψηλών συχνοτήτων (μικροκύματα, ραδιοκύματα κλπ).

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των αιτίων δημιουργίας και των επιδράσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων που δημιουργούνται από τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (50Hz). Με χρήση του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου (στοιχεία Ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας) επιχειρείται επίσης η καταγραφή, κωδικοποίηση και πιστοποίηση των ισχυόντων κανονισμών και μέτρων προστασίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο.

Γίνεται ανάλυση στη λειτουργία και το ρόλο που διαδραμματίζουν στη δημιουργία των εξεταζόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τα δίκτυα διανομης των 50Hz (μετασχηματιστές, καλώδια-αγωγοί), ενώ παρουσιάζονται και μέθοδοι μετριάσεως των εκπεμπόμενων πεδίων. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται μετρήσεις μαγνητικών πεδίων που πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις υποσταθμού διανομής, καθώς και σε μετασχηματιστές διανομής κατά τη διαδικασία κατασκευής τους, ακολουθούμενες από εκτενή ανάλυση και σχολιασμό των μετρήσεων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μαγνητική επαγωγή, μετασχηματιστές διανομής, (σιδηρο) πυρήνας, πηνίο, σκέδαση

ABSTRACT

In the last few years people are highly concerned about the possible biological influences of any kind of electromagnetic radiation on human body. Scientists make experiments to detect all those influences, while the protection measures mostly concern high and very high frequency fields (microwaves, radio waves etc).

The main task of this project is to analyze the reasons of creation and the influences of low frequency electromagnetic fields created by electric power distribution networks (50Hz). Using the necessary theoretical background (rudiments of electromagnetic theory) an attempt is made to register and certify the operating rules and protection measures in Greece and other countries of the world.

An analysis is being made about the operation and the leading role that the main parts (transformers, cables-conductors) of 50Hz distribution networks play in the creation of the examined electromagnetic fields, while methods for decreasing those fields are also being presented. At the end of this project, magnetic fields’ measurements are placed, taken in distribution substation’s facilities and distribution transformers during the production procedure, followed by extensive analysis and comments on the measurements.

KEY WORDS

Electromagnetic fields, magnetic inductance, distribution transformers, (iron) core, coil, leakage

Σημείωση

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Περικλή Μπούρκα, καθηγητή του Ε.Μ.Π. , για την ευκαιρία που μου έδωσε να συνεργαστώ μαζί του στα πλαίσια της εργασίας αυτής και τις πολύτιμες συμβουλές του, καθώς και τον κ. Απόστολο Παρασκευόπουλο, υποψήφιο Διδάκτορα Ε.Μ.Π. , για την καθοδήγηση και την σημαντική βοήθεια που μου προσέφερε για την ολοκλήρωση της εργασίας.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ |
| --- |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ |  |
| 1.1 Εισαγωγή ............................................................................ | Σελ.11 |
| 1.1.1 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία και Δημόσια Υγεία ................ | Σελ.11 |
| 1.1.2 Προτάσεις ..................................................................... | Σελ.13 |
| 1.2 Στοιχεία Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας ............................. | Σελ.14 |
| 1.2.1 Τα μαγνητικά πεδία Η και Β ........................................ | Σελ.14 |
| 1.2.2 Σύνδεση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου ................. | Σελ.15 |
| 1.2.3 Μεγέθη και σημαντικότερες σχέσεις ............................. | Σελ.16 |
| 1.2.3.1 Πυκνότητα ............................................................... | Σελ.16 |
| 1.2.3.2 Ροή ......................................................................... | Σελ.16 |
| 1.2.3.3 Τάση ....................................................................... | Σελ.17 |
| 1.2.3.4 Αντίσταση – Αγωγιμότητα ....................................... | Σελ.17 |
| 1.2.3.5 Χωρητικότητα – Αυτεπαγωγή .................................. | Σελ.18 |
| 1.2.4 Ο Νόμος του Ohm ........................................................ | Σελ.18 |
| 1.3 Φαινόμενο Επαγωγής ....................................................... | Σελ.20 |
| 1.4 Ηλεκτρική αγωγιμότητα μέσα σε μαγνητικό πεδίο – Φαινόμενο Hall ................................................................... | Σελ.22 |
| 1.4.1 Γενικά ........................................................................... | Σελ.22 |
| 1.4.2 Περιγραφή φαινομένου ................................................ | Σελ.22 |
| 1.4.3 Μετρήσεις ..................................................................... | Σελ.24 |
| 1.4.4 Εφαρμογές ................................................................... | Σελ.26 |
| 1.5 Ο άνθρωπος στο Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο .................... | Σελ.27 |
| 1.5.1 Γενικά ........................................................................... | Σελ.27 |
| 1.5.2 Ο άνθρωπος στο Ηλεκτρικό Πεδίο ............................... | Σελ.27 |
| 1.5.3 Ο άνθρωπος στο Μαγνητικό Πεδίο .............................. | Σελ.28 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ |  |
| 2.1 Κανονισμοί που ισχύουν σε άλλες χώρες ...................... | Σελ.31 |
| 2.1.1 Αυστραλία .................................................................... | Σελ.31 |
| 2.1.2 Αυστρία ........................................................................ | Σελ.31 |
| 2.1.3 Γερμανία ....................................................................... | Σελ.32 |
| 2.1.4 Ηνωμένο Βασίλειο ........................................................ | Σελ.32 |
| 2.1.5 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ...................................... | Σελ.33 |
| 2.1.6 Ιαπωνία ........................................................................ | Σελ.34 |
| 2.1.7 Πολωνία ....................................................................... | Σελ.34 |
| 2.1.8 Τσεχοσλοβακία ............................................................ | Σελ.35 |
| 2.1.9 Άλλες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ............................... | Σελ.35 |
| 2.2 Κανονισμοί που ισχύουν στην Ελλάδα ........................... | Σελ.36 |
| 2.2.1 Γενικά ........................................................................... | Σελ.36 |
| 2.2.2 Νομικό πλαίσιο ............................................................. | Σελ.36 |
| 2.2.3 Πρόσθετα μέτρα ........................................................... | Σελ.38 |
| 2.3 Σχόλια και παρατηρήσεις στο ελληνικό πρότυπο ......... | Σελ.39 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ |  |
| 3.1 Καλώδια .............................................................................. | Σελ.42 |
| 3.1.1 Γενικά ........................................................................... | Σελ.42 |
| 3.1.1.1 Διαχωρισμός αγωγών-καλωδίων ............................ | Σελ.42 |
| 3.1.1.2 Υλικά ....................................................................... | Σελ.42 |
| 3.1.2 Μονοπολικά – Τριπολικά καλώδια ............................... | Σελ.43 |
| 3.1.3 Τύποι τριπολικών καλωδίων ........................................ | Σελ.43 |
| 3.1.3.1 Καλώδιο ζώνης (G) ................................................. | Σελ.43 |
| 3.1.3.2 Καλώδιο επιμεταλλωμένο (Η) ................................. | Σελ.44 |
| 3.1.3.3 Καλώδιο τριπλού μολυβδομανδύα (D) .................... | Σελ.45 |
| 3.1.4 Αντιπροσωπευτικά καλώδια ......................................... | Σελ.46 |
| 3.1.4.1 YHSY ...................................................................... | Σελ.46 |
| 3.1.4.2 NKBA ...................................................................... | Σελ.46 |
| 3.2 Μετασχηματιστές ............................................................... | Σελ.47 |
| 3.2.1 Γενικά ........................................................................... | Σελ.47 |
| 3.2.2 Μορφές σιδηροπυρήνα ................................................ | Σελ.49 |
| 3.2.3 Ισοδύναμο κύκλωμα ..................................................... | Σελ.51 |
| 3.2.4 Μαγνητικά πεδία στο «περιβάλλον» των μετασχηματιστών ........................................................ | Σελ.52 |
| 3.2.5 Συμπεράσματα ............................................................. | Σελ.53 |
| 3.3 Μετασχηματιστές διανομής χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής (low EMF) ....................... | Σελ.54 |
| 3.3.1 Γενικά .......................................................................... | Σελ.54 |
| 3.3.2 Εφαρμογή ................................................................... | Σελ.55 |
| 3.3.3 Αποτελέσματα-Συμπεράσματα .................................... | Σελ.57 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |  |
| 4.1 Μετρήσεις μαγνητικής επαγωγής σε υποσταθμούς, στην περιοχή χαμηλών συχνοτήτων .............................. | Σελ.61 |
| 4.1.1 Εισαγωγή .................................................................... | Σελ.61 |
| 4.1.2 Διαδικασία μέτρησης .................................................... | Σελ.61 |
| 4.1.2.1 Αποτελέσματα μετρήσεων ....................................... | Σελ.63 |
| 4.1.2.2 Σχολιασμός αποτελεσμάτων ................................... | Σελ.65 |
| 4.1.3 Συμπεράσματα ............................................................. | Σελ.69 |
| 4.2 Μετρήσεις μαγνητικής επαγωγής σε μετασχηματιστές Διανομής ............................................................................. | Σελ.70 |
| 4.2.1 Εισαγωγή ..................................................................... | Σελ.70 |
| 4.2.2 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μετασχηματιστών τύπου Wescore ............................... | Σελ.70 |
| 4.2.3 Διαδικασία μέτρησης ................................................... | Σελ.72 |
| 4.2.4 Αποτελέσματα μετρήσεων .......................................... | Σελ.74 |
| 4.2.4.1 Μετρήσεις απωλειών σιδήρου ................................ | Σελ.74 |
| 4.2.4.2 Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου ................................. | Σελ.74 |
| 4.2.5 Σχόλια .......................................................................... | Σελ.76 |
| 4.2.6 Συμπεράσματα ............................................................. | Σελ.80 |
| 4.3 Συμπληρωματική ανάλυση μετρήσεων .......................... | Σελ.81 |
| 4.3.1 Δείκτης ποιότητας (Quality factor) ................................ | Σελ.81 |
| 4.3.2 Τάση δοκιμής ............................................................... | Σελ.83 |
| 4.3.3 Απώλειες πυρήνα ......................................................... | Σελ.87 |
| 4.3.4 Απώλειες πυρήνα και δείκτης ποιότητας ...................... | Σελ.91 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ |  |
| Π1. Απόσπασμα ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000 .................................... | Σελ.101 |
| Π2. Απόσπασμα ΦΕΚ 512/Β/25-4-2002 .................................... | Σελ.112 |
| ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................... | Σελ.117 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.1 Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία και ∆ηµόσια Υγεία

Στην πλειοψηφία του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου εκφράζεται η εύλογη ανησυχία των πολιτών για τις επιπτώσεις που προκαλεί η έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Η ανησυχία αυτή υπαγορεύεται τόσο από την πιθανότητα δυσµενών και µη αναστρέψιµων επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από την εγκατάσταση υποσταθµών και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και από την ελλειπή πληροφόρηση που παρέχεται στο κοινό από τους αρµόδιους φορείς.

Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η επιστηµονική γνώση για τους κινδύνους που συνεπάγεται τόσο η πρόσκαιρη όσο και η µακροχρόνια έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων είναι ακόµα ελλειπής. Ειδικότερα, παρατηρείται επιστηµονική αβεβαιότητα ως προς το εύρος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινδύνων από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, καθώς και ως προς την ανεκτή ποσότητα έκθεσης και τις αναγκαίες αποστάσεις από τις πηγές ακτινοβολίας.

Η επισκόπηση του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου αποδεικνύει ότι η εκ µέρους των οργάνων της Πολιτείας ανάληψη προστατευτικής δράσης στο πεδίου της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δεν προϋποθέτει απαραίτητα επιστηµονική βεβαιότητα για την ύπαρξη κινδύνων, δηλαδή αποδεδειγµένες βλαπτικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και περιβάλλον. Αντίθετα, τόσο στο διεθνές, όσο και στο κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος, αναγνωρίζεται η υποχρέωση λήψης µέτρων προφύλαξης για την αποτροπή του αβέβαιου µεν, αλλά πιθανού και ενδεχόµενου κινδύνου. Η ανάγκη ρύθµισης, µέσω του δικαίου, της επιστηµονικής αβεβαιότητας και της διακινδύνευσης αποτυπώνεται στην «αρχή της προφύλαξης» (the precautionary principle), η οποία συνιστά αναγνωρισµένη αρχή του διεθνούς δικαίου και ταυτόχρονα αρχή του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου (άρθρο174, παρ.2, Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας) και κατ’ επέκταση και αρχή της ελληνικής έννοµης τάξης, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος.

Οι βασικοί περιορισµοί ασφαλείας σχετικά µε την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, υιοθετήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στην ΚΥΑ 53571/3839/2000. Ως βάσεις για τους προτεινόµενους περιορισµούς έκθεσης χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι αποδεδειγµένες επιδράσεις. ∆εν θεωρήθηκε ότι έχει αποδειχθεί η πρόκληση καρκίνου από µακροχρόνια έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων.

Επιπλέον, η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρµογής σχεδίων κανονισµών και µέτρων για την προστασία του πληθυσµού της χώρας από µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και συγκεκριµένα από γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης και κεραίες κινητής τηλεφωνίας, εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, σύµφωνα µε το Π.∆. 95/2000.

Στις ενότητες που ακολουθούν θα παρουσιασθούν τα συµπεράσµατα και οι εκτιµήσεις διεθνών οργανισµών και επιτροπών για τις επιπτώσεις της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων και τέλος θα προταθούν δράσεις, µε σκοπό την αποφυγή στείρων αρνητικών τοποθετήσεων αλλά τη θέσπιση ενός δηµιουργικού διαλόγου.

Οι εναέριες γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης παράγουν ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία. Τα µαγνητικά πεδία οφείλονται στο ρεύµα που διαρρέει τους αγωγούς κάθε φάσης και την τοπολογία τους, ενώ τα ηλεκτρικά πεδία οφείλονται στο δυναµικό των αγωγών. Τα ηλεκτρικά πεδία παραµορφώνονται από την ύπαρξη αγώγιµων διατάξεων (που λειτουργούν και ως θωράκιση ενός χώρου, ως κλωβός Faraday), ή ακόµα και από το ανθρώπινο δέρµα. Συνεπώς, η επίδραση των ηλεκτρικών πεδίων θεωρείται αµελητέα και χωρίς επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Τα µαγνητικά πεδία διαπερνούν χωρίς παραµόρφωση οποιοδήποτε µη µαγνητικό υλικό και σαφώς και το ανθρώπινο σώµα. Εποµένως, είναι πρακτικά αδύνατη η θωράκιση κτιρίων ή χώρων εργασίας πλησίον µαγνητικών πεδίων.

Θεωρούµε ότι κάθε πιθανή βιολογική επίπτωση λόγω έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία οφείλεται αποκλειστικά στη συνιστώσα του µαγνητικού πεδίου είτε στα επαγόµενα ηλεκτρικά ρεύµατα στους βιολογικούς ιστούς εξαιτίας αυτού του µαγνητικού πεδίου.

Αντίστοιχα τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία που οφείλονται σε καλώδια µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σηµαντικά µικρότερα, καθώς µηδενίζονται σε λίγα µέτρα σε αντίθεση µε τα δεκάδες µέτρα που ισχύουν για τις εναέριες γραµµές.

Η αλληλεπίδραση των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων µε ζώντες οργανισµούς µπορεί να διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες, σε θερµικές και µη-θερµικές αλληλεπιδράσεις. Η θερµική αλληλεπίδραση οφείλεται στο µηχανισµό απορρόφησης ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας που προκαλεί και την αντίστοιχη τοπική αύξηση της θερµοκρασίας σε ιστούς, γεγονός ανύπαρκτο στην περίπτωσή µας λόγω χαµηλών ποσοτήτων ενέργειας. Εποµένως, οι πιθανές βιολογικές συνέπειες έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων είναι µη-θερµικές. Για υψηλές τιµές έντασης πεδίων έχουν παρατηρηθεί σε ανθρώπους επιδράσεις στη διέγερση των νευρικών κυττάρων, διαταραχές στην όραση κτλ..

Τα όρια έκθεσης κοινού και εργαζοµένων έχουν καθοριστεί µε πολύ αυστηρά κριτήρια από την International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) το 1998, και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα, ως όριο έκθεσης κοινού σε ηλεκτρικό πεδίο ορίζονται τα 5 kV/m (rms) και εργαζοµένων τα 10 kV/m (rms). Αντίστοιχα όρια για το µαγνητικό πεδίο έχουν ορισθεί για το κοινό τα 100 µΤ και για εργαζόµενους τα 500 µΤ.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2000, καµιά έρευνα σε παγκόσµιο επίπεδο δεν είχε αποδείξει µε βεβαιότητα ότι η έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία έχει σοβαρές και µη αναστρέψιµες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, οι πιθανολογούµενες ενδείξεις αλλά και η πίεση της κοινής γνώµης οδήγησαν τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεξαγωγή επιδηµιολογικής µελέτης ευρείας κλίµακας µε παρόµοια συµπεράσµατα. Ενδεικτική η κατακλείδα της έκθεσης του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας τον Μάρτιο του 2000 µε τίτλο «Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία και ∆ηµόσια Υγεία», όπου αναφέρεται ότι καµιά αρµόδια επιτροπή δεν έχει συµπεράνει ότι υπάρχει κίνδυνος από πεδία χαµηλών συχνοτήτων, όµως είναι σαφές ότι υπάρχει και σηµαντική αβεβαιότητα, αλλά και µεγάλη ανησυχία του κοινού για το θέµα αυτό [10]. Μια σειρά από επιδηµιολογικές µελέτες αποδεικνύουν την ύπαρξη ασθενούς συσχέτισης µεταξύ της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και ανθρώπινης ασθένειας (ποικίλες ασθένειες και συνθήκες έκθεσης), ωστόσο το µόνο αξιολογήσιµο συµπέρασµα είναι αναφορικά µε πιθανή εµφάνιση λευχαιµίας ή λυµφώµατος σε παιδιά. Όµως το ποσοστό συσχέτισης ήταν χαµηλό και συγκρίσιµο µε άλλους κινδύνους.

Εκτός από τις προαναφερθείσες µελέτες, πλήθος άλλων ερευνητών και µελετών καταλήγουν στο ίδιο συµπέρασµα.

1.1.2 Προτάσεις

Η προσέγγιση που υιοθετείται από την ελληνική πολιτεία [3] ως προς τα αποδεκτά όρια ασφαλείας, αποδίδει µια µινιµαλιστική εκδοχή του κινδύνου µε βάση τις αποδεδειγµένες µέχρι σήµερα επιδράσεις, χωρίς να περιλαµβάνει περιπτώσεις για τις οποίες ο κίνδυνος είναι απλώς πιθανολογούµενος και όχι αποδεδειγµένος (αρχή ελάχιστης προστασίας). Αντίθετα, η προσέγγιση που υιοθετείται από αρκετούς επιστήµονες και από τον γράφοντα, στηρίζεται στην έννοια του πιθανολογούµενου κινδύνου, που επιβάλλει τη λήψη µέτρων για τη µείωση της αβεβαιότητας και την αποτροπή ακόµη και των ενδεχόµενων βλαπτικών επιδράσεων (αρχή συνετής αποφυγής).

Επειδή η ηλεκτρική ενέργεια και η απρόσκοπτη µεταφορά και διανοµή της αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό, που πρέπει επίσης να προσφέρεται τόσο σε οικονο-µικά συµφέρουσα βάση όσο και χωρίς επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών προτείνεται:

1.  ενηµέρωση του πολίτη ότι δεν υπάρχει αποδεδειγµένη σχέση και συσχέτιση προβληµάτων υγείας µε ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλής συχνότητας, ώστε να αποφεύγονται ακραίες καταστάσεις

- 2. η ενηµέρωση του πολίτη για αποφυγή, όπου είναι εφικτό, δραστηριοτήτων πλησίον πηγών ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλής συχνότητας, στα πλαίσια της συνετούς αποφυγής

- 3. αποφυγή διέλευσης εναέριων γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πλησίον κατοικηµένων περιοχών ή τουλάχιστο πλησίον χώρων συνάθροισης ευπαθούς πληθυσµού όπως σχολεία, νοσοκοµεία κτλ. ή όπου και αυτό είναι αδύνατο, µε αντικατάστασή τους από υπόγεια καλώδια.

1.2 Στοιχεία ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας

1.2.1 Τα μαγνητικά πεδία Η και Β

Στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία γίνεται λόγος για δύο μαγνητικά πεδία:

α) Το μαγνητικό πεδίο Η, που οφείλεται μόνο σε ελέυθερα (κινούμενα) ηλεκτρικά φορτία, όπως πχ στην περίπτωση που ένα πηνίο χωρίς πυρήνα (Σχήμα 1.1α) διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα (ελευθέρων ηλεκτρονίων).

β) Το μαγνητικό πεδίο Β, που δημιουργείται από ελεύθερα αλλά και από δέσμια ηλεκτρικά φορτία. Δέσμια φορτία (ηλεκτρόνια) είναι εκείνα των ατόμων, που δημιουργούν τους στοιχειώδεις μαγνήτες. Έτσι, σε ένα πηνίο με πυρήνα (Σχήμα 1.1β), το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο που προσανατολίζει τους στοιχειώδεις μαγνήτες του υλικού του πυρήνα, οπότε, μέσα στον πυρήνα, δημιουργείται ένα δεύτερο μαγνητικό πεδίο σπό τα δέσμια φορτία των ατόμων, που, προστιθέμενο στο εξωτερικό πεδίο των ελεύθερων φορτίων (του ρεύματος), δημιουργεί το ολικό μαγνητικό πεδίο Β. Τα δύο πεδία συνδέονται με τη σχέση Β=μΗ όπου μ μια σταθερά, η μαγνητική διαπερατότητα του υλικού (του πυρήνα).

Σχήμα 1.1: α) Κοινή απεικόνιση δημιουργίας ηλεκτρικού πεδίου, β) Κοινή απεικόνιση δημιουργίας μαγνητικού πεδίου

1.2.2 Σύνδεση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου

Τα Ε και Β συνδέονται με τις εξισώσεις Maxwell:  και , όπου (για τον αέρα μ=1). Στις χαμηλές συχνότητες, οι ρυθμοί μεταβολής  και  των πεδίων με το χρόνο είναι πολύ μικροί και θεωρούνται αμελητέοι. Επιπλέον, η αγωγιμότητα του αέρα είναι ασήμαντη, οπότε τα δεύτερα μέλη των εξισώσεων Maxwell μηδενίζονται, που σημαίνει ότι τα Ε και Β είναι ασύζευκτα (πρακτικά, δεν συνιστούν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, αλλά δύο ανεξάρτητα πεδία, το ηλεκτρικό, που προσδιορίζεται από την τάση των αγωγών και το μαγνητικό που προσδιορίζεται από τις εντάσεις των ρευμάτων). Στις υψηλές όμως συχνότητες και οπωσδήποτε άνω των 3 MHz, οι ρυθμοί και  αποκτούν υπολογίσιμη τιμή και η λύση των εξισώσεων Maxwell, για επίπεδο αρμονικό κύμα, αναδεικνύει σύζευξη των μέτρων των πεδίων Ε και Η με τη σχέση  και για τον αέρα  όπου, γενικά, το πηλίκο  είναι η κυματική αντίσταση του μέσου διάδοσης. Είναι φανερό ότι, στις υψηλές συχνότητες, αρκεί η μέτρηση ενός εκ των πεδίων, Ε ή Η, διότι το άλλο υπολογίζεται εύκολα από την προηγούμενη σχέση. Εξάλλου, η πυκνότητα ισχύος, η ισχύς δηλαδή ανά μονάδα επιφανείας, δίνεται από το διάνυσμα Poynting,  που για επίπεδο αρμονικό κύμα παίρνει την απλή μορφή Ρ=Ε∙Η και για (Ε/Η)=377Ω προκύπτουν οι πρακτικές σχέσεις Ρ=(Ε2/377)=377∙Η2, όπου, αν η ένταση Ε μετρηθεί σε V/m ή η ένταση Η σε A/m, η πυκνότητα ισχύος προκύπτει σε Watts/m2.

1.2.3 Μεγέθη και σημαντικότερες σχέσεις

Τα σημαντικότερα μεγέθη που συναντώνται στη μελέτη των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων επιγραμματικά:

1.2.3.1 Πυκνότητα

Η πυκνότητα είναι μέγεθος που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά – μαγνητικά πεδία. Είναι «γραμμές» ανά μονάδα επιφανείας. Ειδικά στο μαγνητικό πεδίο η πυκνότητα λέγεται και επαγωγή (Β: πεδιακή πυκνότητα ή μαγνητική επαγωγή).

Η πυκνότητα είναι διανυσματικό μέγεθος, συνδέεται με την πεδιακή ένταση μέσω μιας σταθεράς και είναι ανάλογη με αυτή. Όπως φαίνεται παρακάτω, ανάλογα με το είδος του πεδίου, η σχέση πυκνότητας και πεδιακής έντασης παίρνει διαφορετική μορφή:

1.  για ηλεκτροστατικό πεδίο, όπου

2.  για ρευματικό πεδίο                                             (1.1)

3.  για μαγνητικό πεδίο, όπου

1.2.3.2 Ροή

Η ροή είναι το σύνολο των πεδιακών γραμμών, ηλεκτρικών ή μαγνητικών. Σε αντίθεση με την πυκνότητα, είναι βαθμωτό μέγεθος. Η ροή είναι το επιφανειακό ολοκλήρωμα της πυκνότητας. Και εδώ, ανάλογα με το είδος του πεδίου, έχουμε διαφορετική έκφραση της ροής:

1.  για ηλεκτροστατικό πεδίο

2.  για ρευματικό πεδίο                               (1.2)

3.  για μαγνητικό πεδίο

Σημείωση: Θεωρώντας μία επιφάνεια, η ροή που διέρχεται από αυτή εξαρτάται από τη γωνία θ που σχηματίζει ένα διάνυσμα κάθετο στην επιφάνεια με τα διανύσματα των «γραμμών». Έτσι, σε πυκνότητα Β και ένα πλαίσιο εμβαδού F είναι υπό γωνία θ ως προς τις γραμμές του πεδίου, θα είναι Φ=Β∙F∙cosθ

1.2.3.3 Τάση

Η τάση αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέγεθος στην μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Είναι η διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία του πεδίου και είναι ίση με το γραμμικό ολοκλήρωμα της πεδιακής έντασης.

, σε Volts για ηλεκτρικό πεδίο (πιο συνηθισμένο)

, σε Ampere για μαγνητικό πεδίο

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να καταγραφούν κάποιες πολύ σημαντικές ιδιότητες της τάσης, αναλόγως με το είδος του πεδίου:

Σε ηλεκτροστατικό (ή ρευματικό) πεδίο το άθροισμα των τάσεων σε μια κλειστή διαδρομή είναι ίσο με μηδέν.

Σε μαγνητικό πεδίο, προερχόμενο από χρονική μεταβολή ηλεκτρικού φορτίου , το άθροισμα των τάσεων είναι ανάλογο της μεταβολής αυτής.

Σε ηλεκτρικό πεδίο από επαγωγή, προερχόμενο από χρονική μεταβολή μαγνητικής ροής , το άθροισμα των τάσεων είναι ανάλογο της μεταβολής αυτής.

1.2.3.4 Αντίσταση – Αγωγιμότητα  (  )

Τα μεγέθη αυτά, όπως και η χωρητικότητα και η αυτεπαγωγή που αναφέρονται στη συνέχεια, σχετίζονται με αγωγούς. Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από το υλικό και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του, δηλαδή, το μήκος και τη διατομή του, σύμφωνα με τη σχέση  , όπου ρ (Ω∙m) η ειδική αντίσταση του υλικού απ’το οποίο είναι κατασκευασμένος ο αγωγός (σταθερά),  το μήκος του αγωγού και S η διατομή του. Η αντίσταση μετριέται σε Ohm (Ω) ενώ η αγωγιμότητα σε Siemens (S) ή Ω-1.

Η αντίσταση και η αγωγιμότητα δεν απαντώνται μόνο ως ηλεκτρικά στοιχεία, αλλά και ως μαγνητικά (βλ. ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ) με τις αντίστοιχες σχέσεις:  (μαγν. αντίσατση) και  (μαγν. αγωγιμότητα), όπου μ η μαγνητική διαπερατότητα του υλικού.

1.2.3.5 Χωρητικότητα – Αυτεπαγωγή

Η χωρητικότητα C εξαρτάται από γεωμετρικά χαρακτηριστικά όπως είναι η επιφάνεια S των οπλισμών του και η απόσταση  μεταξύ τους, καθώς και από το διηλεκτρικό υλικό που παρεμβάλεται, σύμφωνα με τη σχέση  , όπου ε η διηλεκτρική σταθερά του μονωτικού υλικού μεταξύ των πλακών. Mονάδα μέτρησης της χωρητικότητας είναι το Farad. 1 Farad= 1 Coulomb/V

Η αυτεπαγωγή L έχει άμεση σχέση με τη μαγνήτιση του πυρήνα πηνίου. Εξαρτάται μάλιστα από το υλικό του πυρήνα του πηνίου και από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου, δηλαδή, το μήκος, το εμβαδό της διατομής του και τον αριθμό των σπειρών του, σύμφωνα με τη σχέση:  , όπου Λ η μαγνητική αγωγιμότητα του πυρήνα και W ο αριθμός των σπειρών. Μονάδα μέτρησης της αυτεπαγωγής είναι το Henry. 1 Henry= 1 Ohm∙sec

1.2.4 Νόμος του Ohm

Στην γενικευμένη του διατύπωση, ο νόμος του Ohm, μας λέει ότι η πεδιακή πυκνότητα και η πεδιακή ένταση είναι ανάλογες. Όπως έχουμε δηλαδή αναφέρει παραπάνω (1.2.3.1), ισχύει:

1.  για ηλεκτροστατικό πεδίο

2.  για ρευματικό πεδίο

3.  για μαγνητικό πεδίο

Ωστόσο, πιο γνωστή είναι η έκφραση  (1.3), η οποία προέρχεται από την παραπάνω.

Ισχύει ότι  και  . Όμως, αν έχω ένα ομοιογενή και ισοπαχή αγωγό, τότε  και  , αλλά

Οπότε έχω:

Βολεύει να γράφουμε το νόμο του Ohm με αγωγιμότητες, ώστε να πριλαμβάνουμε σε μία ενιαία έκφραση ΡΟΕΣ, ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ. Ισχύει:

1.

2.                 (1.4)

3.

1. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ R                                  2. ΠΥΚΝΩΤΗΣ C

3. ΠΗΝΙΟ L

Σχήμα 1.2: Γραφήματα που παρουσιάζουν τις τρεις διαφορετικές μορφές του Νόμου του Ohm.

Είναι γνωστό ότι:  και    (1.5)

Επίσης, είναι γνωστό ότι τα ε0, μ0 είναι παγκόσμιες σταθερές. Τα εr και μr όμως δεν είναι σταθερές ούτε και η ειδική αγωγιμότητα σ, πράγμα που σημαίνει ότι οι παραπάνω καμπύλες, για πολύ μεγάλες τάσεις και ρεύματα αντίστοιχα, παύουν να είναι ευθείες.

Για μεν το C και το L το έχουμε επαληθεύσει πειραματικά. Για την ωμική αντίσταση R κάτι τέτοιο δεν έχει απαληθευτεί. Υποψιαζόμαστε όμως ότι στην υψηλή τάση και με πολύ μεγάλα ρεύματα (της τάξης του 109Α) ο νόμος του Ohm παύει να είναι ευθεία και χάνει τη γραμμικότητά του, όπως και στις άλλες δύο περιπτώσεις.

1.3 Φαινόμενο επαγωγής

Στο προηγούμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη δημιουργία του μαγνητικού πεδίου. Είναι σαφές ότι τα μαγνητικά πεδία στο χώρο οφείλονται στην ύπαρξη κινούμενων ηλεκτρικών φορτίων και στην περίπτωση των δικτύων, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι εξαιρετικά σημαντική η αναφορά στο φαινόμενο της επαγωγής, τόσο επειδή οφείλεται στη δημιουργία των μαγνητικών πεδίων, αλλά και επειδή σχετίζεται με μια σειρά από εφαρμογές, όπως, για παράδειγμα, η λειτουργία των μετασχηματιστών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το φαινόμενο της επαγωγής είναι η δημιουργία ηλεκτρικής τάσης στα άκρα αγώγιμου πλαισίου που, είτε κινείται στο εσωτερικό σταθερού μαγνητικού πεδίου, είτε διαρρέεται από τις δυναμικές γραμμές ενός χρονικά μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, ο παράγοντας που διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο είναι ο χρόνος.

Στην πρώτη περίπτωση, υπάρχει, λόγω ταχύτητας του πλαισίου, χρονική μεταβολή της ροής του μαγνητικού πεδίου που διέρχεται από το εσωτερικό του πλαισίου αυτού. Στο Σχήμα 1.3 που ακολουθεί, φαίνεται μια πειραματική διάταξη που μετράει την τάση που αναπτύσεται σε περιστρεφόμενο πλαίσιο εντός τεχνητού μαγνητικού πεδίου.

Στην δεύτερη περίπτωση, σχεδόν αντίστροφα, το ακίνητο αγώγιμο πλάισιο βρίσκεται στο εσωτερικό  χρονικά μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου και συνεπώς, διαρρέεται από χρονικά μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή. Αποδεικνύεται ότι η ηλεκτρική τάση που αναπτύσεται στα άκρα του πλαισίου καθορίζεται από τη μαγνητική ροή που διέρχεται σε κάθε χρονική στιγμή από το εσωτερικό του πλαισίου, χωρίς να εξαρτάται από το σχήμα αυτού. Η σχέση που προκύπτει είναι:

(1.6)

όπου Ε είναι η ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) που αναπτύσεται στο πλαίσιο και  ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ροής του πεδίου.

Σχήμα 1.3: Τάση στα άκρα αγώγιμου πλαισίου περιστρεφόμενου στο εσωτερικό μαγνητικού πεδίου – Τα δύο πηνία παράγουν μαγνητικό πεδίο Β, το οποίο είναι σχεδόν ομοι’ομορφο στην περιοχή του βρόχου. Στο βρόχο που περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω επάγεται ΗΕΔ που μεταβάλλεται ημιτονοειδώς.

Στις περιπτώσεις των αστικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία και μας ενδιαφέρουν στην παρούσα μελέτη, τα όποια μαγνητικά πεδία σχηματίζονται στο χώρο οφείλονται στο εναλλασσόμενο ρεύμα συχνότητας 50Hz. Είναι γνωστό ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι χρονικά μεταβαλλόμενο (ημιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου) και συνεπώς, το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί είναι επίσης χρονομεταβλητό. Έτσι, τοποθετώντας ένα αγώγιμο πλαίσιο στο πεδίο αυτό αναπτύσεται τάση στα άκρα του (επίσης χρονομεταβλητή), ενώ στην περίπτωση βραχυκύκλωσης των άκρων παρατηρείται και ροή ρεύματος. Η δημιουργηθείσα τάση ονομάζεται επαγώμενη τάση ή τάση από επαγωγή. Η παραπάνω περιγραφή εξηγεί τη λειτουργία των μετασχηματιστών διανομής, χρησιμοποιώντας πηνία αντί για οποιασδήποτε άλλης μορφής πλαισίου.

1.4 Ηλεκτρική αγωγιμότητα μέσα σε μαγνητικό πεδίο – Φαινόμενο Hall

1.4.1 Γενικά

Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα σε επόμενο κεαφάλαιο, τα επαγωγικά ρεύματα (πχ στο δευτερεύον μετασχηματιστή) οφείλονται στην χρονική μεταβολή της μαγνητικής ροής Φ του μαγνητικού πεδίου μέσα στο οποίο βρίσκεται το μέσο μετάδοσης του ρεύματος (μεταλλικό πλαίσιο, πηνίο κτλ). Στον μετασχηματιστή, για παράδειγμα, το χρονικά μεταβαλλόμενο-εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στο πρωτεύον τύλιγμα προκαλεί μαγνήτιση του σιδηροπυρήνα με χρονικά μεταβαλλόμενη ροή () για να δημιουργηθεί στη συνέχεια εναλλασσόμενο ρεύμα από επαγωγή στο δευτερεύον τύλιγμα. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημιουργία επαγωγικού ηλεκτρικού ρεύματος σε αγωγό που διαρέεται από συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα ενώ βρίσκεται μέσα σε σταθερό (χρονικά αμετάβλητο) μαγνητικό πεδίο. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.

1.4.2 Περιγραφή φαινομένου

Όταν ένα ρεύμα διαρρέει έναν εγωγό παρουσία μαγνητικού πεδίου, η δύναμη  ενεργεί απευθείας στους κινούμενους φορείς φορτίων. Κι όμως, παρατηρούμε μία δύναμη που εξασκείται στον αγωγό στο σύνολό του. Ας δούμε πώς συμβαίνει αυτό. Το Σχήμα 1.3 δείχνει μια τομή μιας μεταλλικής ράβδου που διαρρέεται από συνεχές ρεύμα. Τα ηλεκτρόνια υπό την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου Ε μετατοπίζονται προς τα αριστερά, με μέση ταχύτητα . Τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας παριστάνονται, εντελώς σχηματικά, με άσπρες τελείες. Οι μαύρες τελείες είναι τα θετικά ιόντα, που αποτελούν το σταθερό κρυσταλλικό πλέγμα της στερεής μεταλλικής ράβδου. Εφόσον τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα, το ρεύμα έχει κατεύθυνση προς το θετικό μέρος του άξονα y. Η πυκνότητα ρεύματος J και το πεδίο Ε συνδέονται μέσω της αγωγιμότητας σ του μετάλλου με τη σχέση (1.1): J=σ∙Ε. Στο Σχήμα 1.3 δεν υπάρχει μαγνητικό πεδίο, εκτός από αυτό που δημιουργείται από το ίδιο το ρεύμα και το οποίο αγνοούμε.

Σχήμα 1.4: Ρεύμα διαρρέει μεταλλική ράβδο. Φαίνεται μόνο ένα μικρό τμήμα της ράβδου. Τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας φαίνονται (όχι σε πραγματικό μέγεθος και αριθμό) σαν λευκές τελείες. Τα θετικά ιόντα του κρυσταλλικού πλέγματος παριστάνονται με μαύρες τελείες. Τα βέλη δείχνουν τη μέση ταχύτητα  των ηλεκτρονίων.

Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ένα εξωτερικό πεδίο Β κατά τη φορά του άξονα x. Το Σχήμα 1.4 παριστάνει την κατάσταση της κίνησης των φορτίων αμέσως μετά. Τα ηλεκτρόνια εκτρέπονται προς τα κάτω. Συσσωρεύονται εκεί, ώσπου το περίσευμα του αρνητικού φορτίου, στη βάση της ράβδου, και το αντίστοιχο περίσσευμα του θετικού φορτίου, στην κορυφή δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό πεδίο Εt, του οποίου η προς τα πάνω δύναμη με μέτρο eEt ισορροπεί την προς τα κάτω δύναμη .

Σχήμα 1.5: Μαγνητικό πεδίο εφαρμόζεται κατά τη διεύθυνδη x, προκαλώντας (στην αρχή) μια εκτροπή των κινούμενων ηλεκτρονίων προς τα κάτω.

Στην κατάσταση ισορροπίας η μέση κίνηση είναι πάλι οριζόντια και υπάρχει στο εσωτερικό του μετάλλου αυτό το εγκάρσιο ηλεκτρικό πεδίο Et (Σχήμα 1.5), όπως παρατηρείται σε ένα σύστημα συντεταγμένων στερεωμένο στο κρυσταλλικό πλέγμα του μετάλλου. Αυτό το πεδίο εξασκεί πάνω στα θετικά ιόντα μία δύναμη προς τα κάτω. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η δύναμη , που ενεργεί στα ηλεκτρόνια, μεταβιβάζεται στη στερεή ράβδο. Φυσικά η ράβδος εξασκεί μια δύναμη σε οτιδήποτε τη συγκρατεί ή, αν τίποτε δεν τη συγκρατεί, επιταχύνεται προς τα κάτω.

Σχήμα 1.6: Η νέα κατανομή των φορτίων δημιουργεί ένα εγκάρσιο ηλεκτρικό, πεδίο Et. Αυτό το πεδίο εξασκεί στα ακίνητα θετικά ιόντα μια δύναμη προς τα κάτω.

Η ύπαρξη του εγκάρσιου πεδίου Et μπορεί να επιδειχθεί με μία άμεση ηλεκτρική μέτρηση. Στα σημεία Ρ1 και Ρ2, που βρίσκονται στις αντίθετες άκρες της ράβδου, συνδέουμε δύο σύρματα. Τα σημεία Ρ1 και Ρ2 εκλέγονται προσεκτικά, ώστε να έχουν το ίδιο δυναμικό, όταν η ράβδος διαρρέεται από ρεύμα και το πεδίο Β είναι μηδέν. Τα σύρματα συνδέονται με ένα γαλβανόμετρο. Με την αποκατάσταση του μαγνητικού πεδίου Β, στο κύκλωμα του γαλβανομέτρου κυκλοφορεί συνεχές ρεύμα, που δείχνει ότι τα σημεία Ρ1 και Ρ2 δεν είναι πλέον στο ίδιο δυναμικό. Πράγματι, παρατηρούμε ότι το Ρ1 είναι θετικό σε σχέση με το Ρ2.

1.4.3 Μετρήσεις

Το φαινόμενο αυτό ανακαλύφθηκε το 1879 από τον E.H. Hall, που ήταν τότε μαθητής του Rowland, στο πανεπιστήμιο John Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη την εποχή κανένας ακόμη δεν είχε καταλάβει τον μηχανισμό της αγωγιμότητας των μετάλλων. Το ηλεκτρόνιο, αυτό καθεαυτό, ήταν άγνωστο. Το φαινόμενο Hall αποδείχτηκε πάρα πολύ διαφωτιστικό. Για τη σύγχρονη έρευνα πάνω στην ηλεκτρική αγωγιμότητα, ιδιαίτερα των ημιαγωγών, οι μετρήσεις του φαινομένου Hall είναι αναντικατάστατες.

Είδαμε ότι το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από ένα ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και η δύναμη που εξασκείται πάνω σε έναν αγωγό, που διαρρέεται από ρεύμα και βρίσκεται μέσα σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, είναι τελείως ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες της διαδικασίας της αγωγιμότητας. Εν τούτοις, το φαινόμενο Hall αποκαλύπτει κάτι σχετικά με τη φύση των φορέων φορτίου. Σημειώστε ότι, αν το ρεύμα στη ράβδο του σχήματος 1.6 οφειλόταν στα θετικά φορτία που κινούνται προς τα δεξιά, θα δημιουργόταν ένα εγκάρσιο ηλεκτρικό πεδίο Et με αντίθετη φορά. Έτσι το πρόσημο της διαφοράς δυναμικού  Hall μεταξύ Ρ1 και Ρ2 μας λέει αν οι φορείς φορτίου είναι θετικοί ή αρνητικοί. Ποσοτικά το μέτρο του εγκάρσιου πεδίου προσδιορίζεται απο τη σχέση:  ή   (1.7)

Εξάλλου, η μέση ταχύτητα  των φορέων του φορτίου συνδέεται με την πυκνότητα ρεύματος J με τη σχέση: , όπου n είναιι ο αριθμός των φορέων φορτίου ανά μονάδα όγκου και q το φορτίο του κάθε φορέα. Συνδυάζοντας τις παραπάνω εξισώσεις, μπορούμε να απαλέιψουμε το :    (1.8)

Τα Et και B μπορούν να μετρηθούν με τη διάταξη με το γαλβανόμετρο που περιγράψαμε παραπάνω. Το Et ισούται με το πηλίκο της διαφοράς δυναμικού μεταξύ Ρ1 και Ρ2 δια του πλάτους της ράβδου. Το J ισούται με το πηλίκο του ολικού ρεύματος δια του εμβαδού της εγκάρσιας διατομής της ράβδου. Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε το (1/nq). Ο παράγοντας αυτός καλέιται συντελεστής Hall του υλικού που εξετάζουμε.

Σχήμα 1.7: Το φαινόμενο Hall. Όταν εφαρμόζεται μαγνητικό πεδίο, κάθετα σε αγωγό που διαρρέται από ρεύμα παρατηρείται διαφορά δυναμικού μεταξύ σημείων που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές της ράβδου. Τα σημεία αυτά θα έχουν το ίδιο δυναμικό , όταν δεν υπάρχει πεδίο. Αυτό είναι σε συμφωνία με την ύπαρξη του πεδίου Et στο εσωτερικό της ράβδου. Μετρώντας την «τάση Hall» μπορούμε να προσδιορίσουμε τον αριθμό των φορέων ανά κυβικό μέτρο και το πρόσημό τους.

1.4.4 Εφαρμογές

Το φαινόμενο Hall βρίσκει εφαρμογές και σε φυσικά ισοδύναμα.

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ταχύτητα του αίματος στις φλέβες ενός ζώου μπορεί να μετρηθεί με τον τρόπο που δείχνει το παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 1.8: Σχηματική διάταξη μέτρησης ταχύτητας του αίματος στις φλέβες

Ένα μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής Β είναι κάθετο στη φλέβα και με τη βοήθεια βολτομέτρου μετριέται η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο ηλεκτροδίων που προσαρμόζονται σε δύο απέναντι σημεία της φλέβας. Είναι γεγονός ότι, τόσο το αίμα, όσο και τα τοιχώματα των φλεβών είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού.

Κάνουμε την παραδοχή ότι το αίμα περιέχει ένα μόνο είδος ιόντων, έστω θετικά. Ο ισχυρισμός αυτός έχει κάποια λογική βάση.

Στα ιόντα που υπάρχουν στο αίμα θα ασκηθεί δύναμη Laplace υπό την επίδραση της οποίας αυτά θα εκτραπούν κατά 90ο από τη διεύθυνση που κινείται το αίμα και θα συσσωρευτούν στο ένα πλευρικό τοίχωμα της φλέβας. Μεταξύ λοιπόν δύο αντιδιαμετρικών σημείων της φλέβας θα δημιουργηθεί διαφορά δυναμικού, η οποία μπορεί μετρηθεί με κατάλληλο βολτόμετρο. Η ένδειξη του βολτομέτρου θα είναι ανάλογη με τη συσσώρευση του φορτίου και συνεπώς ανάλογη προς την ταχύτητα που κινείται το αίμα, διότι FL=q∙υ∙B. Η θέση των ηλεκτροδίων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η ευθεία που τα ενώνει να είναι κάθετη και στην μαγνητική επαγωγή Β και στην ταχύτητα υ. Η θέση που δείχνεται στο σχήμα είναι σωστή.

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι, αν απομακρυνθεί το βολτόμετρο και από τα ηλεκτρόδια διαβιβαστεί ηλεκτρικό ρεύμα, τότε η διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αντλία που ωθεί το αίμα προς τα εμπρός.

Θεωρητικά, κάτι τέτοιο είναι κατορθωτό, διότι τα ιόντα θα κινηθούν προς τα εμπρός υπό την επίδραση της δύναμης Laplace. Στην πράξη, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την προώθηση τηγμάτων μετάλλων μέσα σε σωλήνες. Αν όμως θελήσουμε να διαβιβάσουμε ρεύμα στις φλέβες, τότε, προφανώς, υπάρχει ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας.

Στην πραγματικότητα, στο αίμα υπάρχουν δύο είδη ιόντων με διαφορετικές συγκεντρώσεις και διαφορετική ευκινησία το καθένα και επομένως η εξήγηση του φαινομένου είναι πιο περίπλοκη.

1.5 Ο άνθρωπος στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

1.5.1 Γενικά

Ήδη έχει αναφερθεί ότι οι επιδράσεις αναμένονται περισσότερο από το μαγνητικό πεδίο και λιγότερο από το ηλεκτρικό. Ο βασικός λόγος είναι ότι στον άνθρωπο η σχετική μαγνητική διαπερατότητα θεωρείται μονάδα (μr≈1). Δηλαδή, για το μαγνητικό πεδίο, ο άνθρωπος συμπεριφέρεται όπως ο αέρας και συνεπώς είναι πλήρως διαπερατός από τις μαγνητικές γραμμές.

Το πεδίο, λοιπόν, δεν παραμορφώνεται παρουσία ανθρώπου. Αντιθέτως, στο ηλεκτρικό πεδίο, οι γραμμές παραμορφώνονται και δεν διαπερνούν πλήρως τον άνθρωπο. Το πεδίο δηλαδή, γίνεται ανομοιογενές και παραμορφώνεται παρουσία ανθρώπου.

Ωστόσο, αν και ο ανθρωπος δεν είναι πλήρως διαπερατός από τις ηλεκτρικές γραμμές, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η έρευνα πιθανών επιδράσεων του ηλεκτρικού πεδίου. Στην εργασία όμως αυτή θα θεωρηθεί αυτό που και η διεθνής επιστημονική κοινότητα αποδέχεται σήμερα, ότι δηλαδή, στις χαμηλές συχνότητες, επιδράσεις αναμένονται κυρίως από το μαγνητικό και όχι από το ηλεκτρικό πεδίο.

Ακολούθως, περιγράφεται σχηματικά η αλληλεπίδραση των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στον άνθρωπο.

1.5.2 Ο άνθρωπος στο Ηλεκτρικό Πεδίο

Στο Σχήμα 1.8 που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται η παραμόρφωση ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου εντάσεως 20 kV/m λόγω της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του ανθρωπίνου σώματος. Στην κεφαλή του ανθρώπου εμφανίζεται η μέγιστη ένταση ηλεκτρικού πεδίου Emax=14E0, όπου Ε0 η ένταση του ομογενούς πεδίου. Παραμόρφωση εμφανίζεται επίσης στις ισοδυναμικές γραμμές, έτσι ώστε η διαφορά δυναμικού μεταξύ της κεφαλής και των ποδιών να είναι μικρότερη από 0,1V.

Σχήμα 1.9: Ο άνθρωπος μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο

1.5.3 Ο άνθρωπος στο Μαγνητικό Πεδίο

Αντίστοιχα, στο Σχήμα 1.9, ο άνθρωπος μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο προσομοιώνεται ως το ήμισυ εκ περιστροφής ελλειψοειδούς με μεγάλο ημιάξονα h και μικρό ημιάξονα b. Η συνολική επαγόμενη ένταση στον ανθρώπινο οργανισμό είναι:   (1.9)

όπου ω  η κυκλική συχνότητα

σ    η μέση ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα του οργανισμού

Β0   η μαγνητική επαγωγή.

Η αντίστοιχη μέση πυκνότητα ρεύματος J είναι:     (1.10)

Σχήμα 1.10: Ο άνθρωπος μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

Το μοντέλο του ημίσεως εκ περιστροφής ελλειψοειδούς με το οποίο προσομοιώνεται ο άνθρωπος, έτσι όπως παρουσιάζεται παραπάνω, σχετικά πρόσφατα εγκρίθηκε από την IRPA (International Radiation Protection Association) ως το πλέον ενδεδειγμένο μοντέλο για τη μελέτη των επιδράσεων των μαγνητικών πεδίων στον ανθρώπινο οργανισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

2.1 Κανονισμοί που ισχύουν σε άλλες χώρες

Μόνο κατά τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί οδηγίες στις διάφορες χώρες, σχετικές με τα όρια έκθεσης ανθρώπων σε μη ιονίζοντα πεδία. Αυτά τα όρια στηρίζονται στις γνώσεις που αποκτήθηκαν από πειράματα και είναι δυνατό να τροποποιηθούν όσο αυξάνει η γνώση των επιστημονικών δεδομένων.

Η υιοθέτηση κανονισμών και οδηγιών γίνεται γνωρίζοντας την ιστορία διαφόρων γεγονότων, όπως η περίπτωση των τσιγάρων, του αμιάντου και των πολυχλωριομένων διφενυλίων, τα οποία κάποτε εθεωρούντο ασφαλή, ενώ αργότερα βρέθηκε ότι προκαλούν καρκίνο.

Η υιοθέτηση ορίων έκθεσης προϋποθέτει την ικανοποίηση κάποιων κριτηρίων που θα προέλθουν από επιστημονικά δεδομένα. Όταν προσδιορίζονται τα κατώφλια τιμών (TLV-Threshold Limit Value) πάνω από τα οποία είναι πιθανές δυσάρεστες επιδράσεις και κάτω από τα οποία υπάρχει μικρή πιθανότητα βλάβης της υγείας, μπορεί να ληφθούν υπόψη συντελεστές ασφαλείας. Το μέγεθος των συντελεστών αυτών θα εξαρτηθεί από την πληρότητα των στοιχείων που υπάρχουν σχετικά με τις βιολογικές επιδράσεις και από τον πληθυσμό που πρόκειται να προστατευθεί.

Ενώ βρισκόμαστε 5-15 χρόνια πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική βάση δεδομένων για να τεθούν όρια έκθεσης σε πεδία 50/60 Hz, υπάρχει, εντούτοις, ανάγκη οδηγιών σχετικών με τα όρια για το διάστημα που μεσολαβεί.

Στα επόμενα παρατίθεται συνοπτικό περίγραμμα αυτών που ισχύουν σε διάφορες χώρες σχετικά με τις οδηγίες και τους κανονισμούς έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων.

2.1.1 Αυστραλία

Οι οδηγίες που ισχύουν και στις 6 πολιτείες της Αυστραλίας όσον αφορά στα όρια έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 50/60 Hz είναι οι «κατευθυντήριες γραμμές» της IRPA/INIRC.

2.1.2 Αυστρία

Στην Αυστρία έγιναν προτάσεις για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 50Hz, οι οποίες συμφωνούν με τα επίπεδα τιμών της IRPA.

2.1.3 Γερμανία

Ο πρώτος κανονισμός σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία δημοσιεύτηκε το 1989. Είναι ο κανονισμός DIN VDE 0848, μέρος 4, Οκτώβριος 1989 «Ασφάλεια έναντι ηλεκτρομαγνητικών πεδίων –Οριακές τιμές πεδιακών εντάσεων για την προστασία ατόμων στην περιοχή συχνοτήτων από 0Hz έως 30kHz».

Ο παραπάνω κανονισμός αντικαταστάθηκε τον Σεπτέμβριο 1992 από τον πρόδρομο κανονισμό Vornorm DIN VDE 0848, μέρος 4, Α2, ο οποίος έχει τον ίδιο τίτλο με τον κανονισμό του 1989. Ο νέος κανονισμός εκπονήθηκε στο πλαίσιο προετοιμασίας του κανονισμού CENELEC βασίσθηκε στις οδηγίες της IRPA.

Στον κανονισμό γίνεται διαχωρισμός σε δύο περιοχές έκθεσης:

Περιοχή έκθεσης 1

Στην περιοχή αυτή συμπεριλαμβάνονται χώροι επαγγελματικής χρήσης και προσιτοί στο κοινό, στους οποίους από τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή από τη διάρκεια παραμονής εξασφαλίζεται ο περιορισμός της έκθεσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Περιοχή έκθεσης 2

Στην περιοχή αυτή συμπεριλαμβάνονται χώροι κατοικιών, οικοδομήσημων οικοπέδων, αθλητικοί χώροι, χώροι αναψυχής και χώροι εργασίας, στους οποίους δεν αναμένεται η ανάπτυξη πεδίων.

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι οριακές τιμές πεδιακών εντάσεων του «πρόδρομου» κανονισμού του 1992 (τιμές rms) ομογενών πεδίων 50Hz.

|  | E0 (kV/m) | B0 (mT) |
| --- | --- | --- |
| Περιοχή 1 | 20,7 | 5,0 |
| Περιοχή 2 | 24h/ημέρα | 7,0 | 0,4 |
|  | έως 6h/ημέρα | 10,0 | 1,0 |

2.1.4 Ηνωμένο Βασίλειο

Η Εθνική Επιτροπή Ραδιολογικής Προστασίας (National Radiological Protection Board- NRPB) έχει υιθετήσει από το 1986 οδηγίες σχετικές με τα όρια έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία συχνοτήτων 0-3000GHz. Τα όρια που αφορούν στα πεδία 50/60Hz είναι τα ίδια, τόσο για το κοινό, όσο και γι’ αυτούς που εκτίθενται λόγω επαγγέλματος.

Η πιο πάνω επιτροπή συνιστά τον περιορισμό της συνεχούς έκεθεσης σε ηλεκτρικά πεδία στα 12,28 kV/m και σε μαγνητικά πεδία στα 2 mT (1630 A/m). Επιπλέον, το συνεχώς επαγόμενο ρεύμα στα άνω και κάτω άκρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,03 mA.

Στο Ην. Βασίλειο οι περιορισμοί έχουν για βάση την προστασία έναντι ηλεκτρικών σοκ και εγκαυμάτων. Οι συνιστώμενοι περιορισμοί στα επαγόμενα ρεύματα συγκρίνονται προς τα επιτρεπόμενα ρεύματα διαρροής σε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, τα οποία, σύμφωνα με τα BST (1985), είναι 0,25-0,5mA.

H NRPB θεωρεί ότι οι συντελεστές ασφαλείας που εμπεριέχονται στους πιο πάνω κανονισμούς είναι ικανοποιητικοί, τόσο για το κοινό, όσο και γι’ αυτούς που εκτίθενται λόγω επαγγέλματος, και δεν μπορεί να βρει επιστημονική δικαιολόγηση ή ανάγκη για μεγαλύτερους συντελεστές ασφαλείας για το κοινό. Αυτή η θέση της επιτροπής είναι διαφορετική από τις θέσεις της IRPA όπως διατυπώνονται στις κατευθυντήριες γραμμές από το 1990.

Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι η NRPB θα αναθεωρήσει τις οδηγίες και ίσως αλλάξει τους βασικούς περιορισμούς σε έναν περιορισμό, αυτόν της πυκνότητας του ρεύματος.

2.1.5 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Στις ΗΠΑ, κάθε πολιτεία μπορεί να υιοθετήσει όρια όσον αφορά τις εντάσεις των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων που οφείλονται σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μερικές πολιτείες έχουν προβεί σε σχετικές ρυθμίσεις, δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ενώ η ΕΡΑ εξετάζει τα επιστημονικά δεδομένα για να διαμορφώσει την πολιτική της και η OSHA δεν φαίνεται να ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση, μερικές πολιτείες δέχτηκαν πιέσεις από ομάδες με ειδικά ενδιαφέροντα και από την κοινή γνώμη, και έχουν θέσει περιορισμούς όσον αφορά στις νέες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι, αντίθετα προς τις οδηγίες της IRPA και τους κανονισμούς του Ην. Βασιλείου, της Γερμανίας και της πρώην ΕΣΣΔ, τα όρια δεν ανάγονται σε επίπεδο υγείας, αλλά σε επίπεδο τάσης γραμμών μεταφοράς.

Το 1990 η ACGIH δημοσίευσε κείμενο με πρόθεση την αλλαγή όσον αφορά στα στατικά ηλεκτρικά πεδία και τα πεδία συχνοτήτων 0-30kHz.

Η ACGIH εφαρμόζει τιμές κατωφλίου (TLV) για τις μέγιστες πεδιακές εντάσεις σε μη προστατευόμενους χώρους εργασίας.

Αυτές οι τιμές παριστούν τις συνθήκες στις οποίες σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εκτίθενται επανειλημμένα (περιοδικά) χωρίς κίνδυνο βλάβης της υγείας τους. Οι τμές Χρησιμοποιούνται ως οδηγοί όσον αφορά στον έλεγχο έκθεσης και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως γραμμή μεταξύ των ορίων ασφαλείας και των ορίων κινδύνου.

Όσον αφορά στα μαγνητικά πεδία (1Hz-30Hz) η ACGIH πιστεύει ότι η συνήθης επαγγελματική έκθεση δεν πρέπει να υπερβαίνει την πυκνότητα μαγνητικής ροής που προκύπτει από τον τύπο B=60/f mT.

Για συχνότητες κάτω από 1Hz η τιμή κατωφλίου είναι 50mT. Για συχνότητες 60Hz η τιμή κατωφλίου είναι 1mT και για συχνότητες 50Hz είναι 1,2mT.

Συνίσταται σ’αυτούς που έχουν βηματοδότη να μην εκτίθενται σε πεδία έντασης με τιμή το 1/10 της τιμής κατωφλίου για συχνότητα πάνω από 6Hz. Αυτό σημαίνει ότι το όριο έκθεσης περιορίζεται σε 0,1mT στα 60Hz και 1mT σε 6Hz και κάτω.

2.1.6 Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός υπόκειται στον «Τεχνικό Κανονισμό Ηλεκτρικών Έργων» του Υπουργείου Βιομηχανίας και Διεθνούς Εμπορίου, ο οποίος θεσμοθετήθηκε το 1973. Στις διατάξεις αυτού περιλαμβάνονται μερικές προδιαγραφές που αφορούν στην ασφάλεια και προστασία του κοινού.

Δεν υπάρχουν κανονισμοί για τους εργαζόμενους στους υποσταθμούς. Έχουν εξετασθεί κάποια μέτρα προστασίας του προσωπικού από δυσάρεστες επιδράσεις λόγω εκφορτίσεων, οφειλόμενων σε στατική επαγωγή, από μια επιτροπή μελέτης. Τα μέλη αυτής της επιτροπής προέρχονται από το Central Research Institute of Electric Power Industry, από τις ηλεκτρικές επιχειρήσεις και από τους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού. Η εν λόγω επιτροπή μελέτης καθόρισε αρχές κατασκευής υποσταθμών, όπως οι ΥΣ 274kV πρέπει να κατασκευάζονται, έτσι ώστε το όριο της πεδιακής έντασης να είναι κάτω από 7kV/m.

2.1.7 Πολωνία

Το 1980 τέθηκε σε ισχύ ένας κανονισμός που αποβλέπει στην προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος έναντι μη ιονοζόντων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Σ’αυτό τον κανονισμό, ο οποίος αφορά στις συχνότητες μέχρι 300GHz, δεν υπάρχουν όρια που αναφέρονατι σε πεδία 50Ηz.

Σαν γενικός κανόνας, η μέγιστη ένταση ηλεκτρικού πεδίου από γραμμές μεταφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15kV/m. Για να αποφευχθεί η έκθεση σε πεδία πάνω από αυτή την τιμή, προσδιορίζεται μια ζώνη προστασίας κατά μήκος της ΓΜ, στην οποία το πεδίο δεν υπερβαίνει τα 10kV/m. Σ’αυτή τη ΄ζωνη απαγορεύεται η παρουσία ατόμων, πλην των εργαζομένων. Εξάλλου, έχει προσδιοριστεί και μια δεύτερη ζώνη, στην οποία το πεδίο έχει τιμές 1-10kV/m. Στη ζώνη αυτή μπορούν να εισέρχονται άτομα για γεωργικές εργασίες, για τουρισμό ή για ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με απάντηση των πολωνικών αρχών σε διεθνές ερωτηματολόγιο της CIGRE, ουσιαστικά έχει πρακτική σημασία μόνο η δεύτερη ζώνη, δεδομένου ότι τα επίπεδα των πεδιακών εντάσεων από τις ΓΜ είναι κάτω από 10kV/m. Όταν πρόκειται για μόνιμη εργασία, καθώς και για την κατασκευή σπιτιών και κτιρίων ιδιαίτερης προστασίας έναντι επιδράσεων από πεδία, όπως είναι τα νοσοκομεία, τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί, η μέγιστη πεδιακή ένταση είναι 1kV/m.

Για τους εργαζόμενους στους υποσταθμούς ΥΤ καθορίζεται ως μέγιστη τιμή της πεδιακής έντασης τα 15kV/m. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι οι εργασίες συντήρησης, επιτρέπεται η έκθεση σε πεδία μέχρι 20kV/m. Σ’αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται μόνιμη θωράκιση.

2.1.8 Τσεχοσλοβακία

Οι παρούσες ρυθμίσεις στην Τσεχοσλοβακία δέχονται όπως ο διάδρομος δουλειάς των ΓΜ 400kV εκτείνεται 25m πέρα από τους εξωτερικούς αγωγούς της ΓΜ. Επιπλέον, εφόσον εξασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες, επιτρέπονται οι αγροτικές εργασίες μέσα στο διάδρομο. Απαγορεύεται η διαβίωση και η κατασκευή κτιρίων μέσα στο διάδρομο δουλειάς. Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων κάτω από τις ΓΜ. Οι εργαζόμενοι σε υποσταθμούς 400kV μπορούν να παραμένουν για εργασία εφόσον οι ΥΣ έχουν σχεδιαστεί ώστε οι τιμές των πεδιακών εντάσεων να είναι κάτω από 15kV. Σ’αυτές τις συνθήκες δεν χρειάζεται λήψη άλλων μέτρων.

2.1.9 Νέες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Η Γενική Διεύθυνση της ΕΕ για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, DG5, προετοιμάζει οδηγία για την έκθεση σε διάφορα φυσικά φαινόμενα μεταξύ των οποίων είναι και τ αηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αναμένεται ότι η οδηγία θα προδιαγράφει κάποιους βασικούς περιορισμούς όπως είναι οι πυκνότητες των επαγόμενων εντάσεων ρεύματος.

2.2 Κανονισμοί που ισχύουν στην Ελλάδα

2.2.1 Γενικά

Στη χώρα μας, σχετικά πρόσφατα (2002), αποφασίσθηκε και εκδόθηκε σε ΦΕΚ η λήψη μέτρων προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των στατικών). Το κομμάτι του ΦΕΚ που αναφέρει την απόφαση παρατίθεται ολοκληρωμένο στο τέλος της εργασίας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα σημαντικά στοιχεία και παράμετροι των κανονισμών αυτών, όπως αναγράφονται στην σχετική απόφαση.

2.2.2 Νομικό πλαίσιο

Για την εφαρμογή περιορισμών που βασίζονται στην εκτίμηση πιθανών επιδράσεων στην υγεία από ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων, γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς.

Βασικοί περιορισμοί: Ορίζονται ως οι περιορισμοί έκθεσης σε χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία που βασίζονται άμεσα σε αποδεδειγμένες επιδράσεις στην υγεία και σε βιολογικές μελέτες. Τα φυσικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν αυτούς τους περιορισμούς στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων, είναι η μαγνητική επαγωγή (Β) και η πυκνότητα ρεύματος (J)

(α) Για συχνότητες απο 0 έως 1 Hz προβλέπονται βασικοί περιορισμοί (i) για την μαγνητική επαγωγή στατικών μαγνητικών πεδίων (0 Hz) και (ii) για την πυκνότητα ρεύματος χρονικά μεταβαλλόμενων πεδίων έως 1 Hz, για την πρόληψη επιπτώσεων στο καρδιαγγειακό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

(β) Για συχνότητες από 1 Hz έως 10 MHz προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για την πυκνότητα ρεύματος, για την πρόληψη επιπτώσεων σε λειτουργίες του νευρικού συστήματος.

| Ζώνη συχνοτήτων | Μαγνητική επαγωγή B(mT) | Πυκνότητα ρεύματος J (μA/cm2) (rms) |
| --- | --- | --- |
| 0 Hz | 40 | - |
| >0-1 Hz | - | 0,8 |
| 1-4 Hz | - |  |
| 4-1000 Hz | - | 0,2 |
| 1-100 kHz | - |  |

Πίνακας 2.1: Βασικοί περιορισμοί για ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων.

Επίπεδα αναφοράς: Τα επίπεδα αυτά είναι τα ανώτερα επιτρεπτά όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο φάσμα των χαμηλών συχνοτήτων. Χρησιμοποιούνται για την πρακτική εκτίμηση της έκθεσης, προκειμένου να ελεγχθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των βασικών περιορισμών. Ορισμένα επίπεδα αναφοράς προέρχονται από σχετικούς βασικούς περιορισμούς, με τη χρήση μετρήσεων και/ή διαδικασιών υπολογισμού, ενώ άλλα σχετίζονται με την άμεση αντίληψή τους από τον εκτιθέμενο και τις δυσμενείς έμμεσες επιπτώσεις της έκθεσης σε ΗΜΠ. Τα φυσικά μεγέθη που προέρχονται από αντίστοιχους βασικούς περιορισμούς είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε), η ένταση μαγνητικού πεδίου (Η), η μαγνητική επαγωγή (Β) και το ρεύμα των άκρων (IL). Το μέγεθος που σχετίζεται με την αντίληψή του από τον εκτιθέμενο και άλλες έμμεσες επιδράσεις είναι το ρεύμα επαφής (IC).

| Ζώνη συχνοτήτων | Ένταση ηλεκτρικού πεδίου E(V/m) | Ένταση μαγνητικού πεδίου H(A/m) | Μαγνητική επαγωγή B(μΤ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 Hz | - | 3,2∙104 | 4∙104 |
| 1-8 Hz | 10000 |  |  |
| 8-25 Hz | 10000 |  |  |
| 0,025-0,8 kHz |  |  |  |
| 0,8-3 kHz |  | 5 | 6,25 |
| 3-150 kHz | 87 | 5 | 6,25 |

Πίνακας 2.2: Επίπεδα αναφοράς για ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων (rms)

Σημείωση: Για την σαφή και πλήρη κατανόηση των βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς είναι σημαντική η ανάγνωση των σχετικών σημειώσεων που ακολουθούν τους πίνακες 1 και 2 του ΦΕΚ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

2.2.3 Πρόσθετα μέτρα

Για συχνότητες έως 100 kHz και προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που οφείλονται σε ρεύματα επαφής, συνιστώνται πρόσθετα επίπεδα αναφοράς.

| Ζώνη συχνοτήτων | Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα επαφής (mA) |
| --- | --- |
| 0-2,5 kHz | 0,5 |
| 2,5-100 kHz | 0,2∙f |

Πίνακας 2.3: Επίπεδα αναφοράς για ρεύματα επαφής από αγώγιμα σώματα (f σε kHz)

Στα ηλεκτρικά δίκτυα των 50Hz της ΔΕΗ, τα οποία και προκαλούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι περιορισμοί που καταγράφονται, σε απόλυτη ακολουθια με τους πίνακες που προηγήθηκαν, έχουν συνοπτικά ως εξής:

Βασικός περιορισμός για την πυκνότητα ρεύματος: J ≤ 0,2 μΑ/cm2 Επίπεδο αναφοράς για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου: Ε ≤ 5V/m Επίπεδο αναφοράς για την ένταση του μαγνητικού πεδίου: Η ≤ 0,08 Α/m Επίπεδο αναφοράς για τη μαγνητική επαγωγή: Β ≤ 0,1 μΤ Επίπεδο αναφοράς για ρεύμα επαφής: Ιc ≤ 0,5 A

Ειδικά όσον αφορά στην τελευταία παράμετρο που εξετάστηκε (ρεύμα επαφής), παρατίθεται, αμέσως μετά, ένας πίνακας σχετικός με τις επιπτώσεις αυτού στον υγιή ανθρώπινο οργανισμό.

| Τιμή ρεύματος | Συνέπεια στον ανθρώπινο οργανισμό |
| --- | --- |
| 1 mA | Όριο που γίνεται αντιληπτό |
| 16 mA | Σύσπαση μυών |
| 50 mA | Σε ορισμένες περιπτώσεις απώλεια των αισθήσεων – τραυματισμός – η καρδιά και η αναπνοή λειτουργούν κανονικά |
| 100-300 mA | Μαρμαρυγή |
| 5 A | Μαρμαρυγή, διακοπή της αναπνοής κατά διαστήματα, εγκαύματα για μεγάλες τιμές ρεύματος |

Πίνακας 2.4: Αποτελέσματα του εναλλασσόμενου ρεύματος συχνότητας 50 Hz στον υγιή ανθρώπινο οργανισμό

Ανάλογος πίνακας κατασκευάζεται και για τις επιδράσεις της πυκνότητας ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό.

| J (mA/m2) | Επίδραση |
| --- | --- |
| <1 | Απώλεια έντονων αντιδράσεων |
| 1-10 | Ασήμαντες βιολογικές επιδράσεις |
| 10-100 | Σοβαρές επιδράσεις |
| 100-1000 | Πιθανός κίνδυνος υγείας |
| >1000 | Καρδιακές ανωμαλίες |

Πίνακας 2.5: Η επίδαρση της πυκνότητας του ρεύματος στον άνθρωπο

2.3 Σχόλια και παρατηρήσεις στο ελληνικό πρότυπο

Έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο, μια γενικότερη θεώρηση του μεγέθους και της σημαντικότητας της επίδρασης των μαγνητικών και των ηλεκτρικών πεδίων στον άνθρωπο.

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας των 50 Ηz παράγουν ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Τα µαγνητικά πεδία οφείλονται στο ρεύµα που διαρρέει τους αγωγούς κάθε φάσης και την τοπολογία τους, ενώ τα ηλεκτρικά πεδία οφείλονται στο δυναµικό των αγωγών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι οι εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πέρα των μαγνητικών πεδίων παράγουν και σημαντικά ηλεκτρικά πεδία, λόγω υψηλής τάσης. Αντίστοιχα, τα ηλεκτρικά πεδία που οφείλονται σε καλώδια διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΤ) είναι σηµαντικά µικρότερα, καθώς µηδενίζονται σε λίγα µέτρα, σε αντίθεση µε τα δεκάδες µέτρα που ισχύουν για τις εναέριες γραµµές μεταφοράς.

Τα ηλεκτρικά πεδία παραµορφώνονται από την ύπαρξη αγώγιµων διατάξεων (που λειτουργούν και ως θωράκιση ενός χώρου, ως κλωβός Faraday) Περίπου η ίδια μορφή θωράκισης παρατηρείται και στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στην παράγραφο 1.5, εκλαμβάνεται ως τέλειος αγωγός, σχήματος ημίσεως, εκ περιστροφής, ελλειψοειδούς. Είναι γνωστό ότι στο εσωτερικό τέλειου αγωγού δεν εισέρχονται οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές. Συνεπώς, η επίδραση των ηλεκτρικών πεδίων θεωρείται αµελητέα και χωρίς επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Τα µαγνητικά πεδία διαπερνούν χωρίς παραµόρφωση οποιοδήποτε µη µαγνητικό υλικό και σαφώς και το ανθρώπινο σώµα. Εποµένως, είναι πρακτικά αδύνατη η θωράκιση κτιρίων ή χώρων εργασίας πλησίον µαγνητικών πεδίων.

Θεωρείται ότι κάθε πιθανή βιολογική επίπτωση λόγω έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία οφείλεται αποκλειστικά στη συνιστώσα του µαγνητικού πεδίου, είτε στα επαγόµενα ηλεκτρικά ρεύµατα στους βιολογικούς ιστούς εξαιτίας αυτού του µαγνητικού πεδίου.

Σημαντικό είναι να γίνει ένας τυπικός έλεγχος στο όριο που έχει επιλέξει η ελληνική πολιτεία για το μαγνητικό πεδίο. Σύμφωνα με το πρότυπο του ημίσεως, εκ περιστροφής, ελλειψοειδούς, η σχέση που αποδίδει τη συνολική επαγόμενη ένταση στον ανθρώπινο οργανισμό, για γωνιακή συχνότητα ω (ω=2π∙f), είναι:

(2.1),

ενώ η αντίστοιχη σχέση για τη μέση πυκνότητα ρεύματος J είναι:

(2.2) ,

όπου Β η μαγνητική επαγωγή, σ η μέση ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα του οργανισμού, h το ύψος του ανθρώπου και b το μισό της απόστασης μεταξύ των δύο ώμων.

Τα στοιχεία τα σχετικά με τις συνέπειες του ρεύματος επαφής και της πυκνότητας του ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως καταγράφονται στους πίνακες 4 και 5, είναι αποτελέσματα επιστημονικών μελετών και πειραμάτων και, κατά συνέπεια, δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

Για να γίνουν κατανοητοί οι παραπάνω περιορισμοί πραγματοποιούνται ορισμένοι υπολογισμοί αντικαθιστώντας στις σχέσεις (2.1) και (2.2) τις παρακάτω τιμές:

Συχνότητα f=50Hz ( ω=2π∙f≈314 s-1

Μέση ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα ανθρώπου σ=0,53 S/m

Για έναν άνθρωπο μέσου αναστήματος h (ύψος)=170cm

b=25cm

Μαγνητική επαγωγή Β=0,1μΤ (=1mG)

(Η συγκεκριμένη τιμή μαγνητικής επαγωγής για τους υπολογισμούς ρεύματος επαφής και πυκνότητας ρεύματος επελλέγει από το επίπεδο αναφοράς, όπως αυτό προκύπτει από τον Πίνακα 2).

Από τη σχέση (1) προκύπτει:

Από τη σχέση (2) προκύπτει:

Παρατηρείται ότι και οι δύο τιμές που προκύπτουν για το ρεύμα επαφής και την πυκνότητα του ρεύματος αντίστοιχα είναι κατά πολύ μικρότερες από τις τιμές εκείνες που γίνονται αισθητές από τον ανθρώπινο οργανισμό (βλ. Πίνακες 2.4 & 2.5).

Γίνεται επομένως σαφές ότι το επίπεδο αναφοράς για τη μαγνητική επαγωγή του πεδίου που σχηματίζεται από τα συνήθη δίκτυα χαμηλής τάσης των 50 Hz (αστικό δίκτυο) είναι επαρκές για την προστασία του κοινού. Εξάλλου, το οποιοδήποτε ηλεκτρικομαγνητικό πεδίο που σχηματίζεται από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν μηδενίζεται σε λίγα μέτρα από την πηγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

# 3.1 Καλώδια

# 3.1.1 Γενικά

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εμφανίζονται στα δίκτυα χαμηλών συχνοτήτων εξαρτώνται άμεσα από τον τύπο του καλωδίου ή του αγωγού τον οποίο διαρρέει το ηλεκτρικό ρεύμα. Παρακάτω περιγράφονται ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που περιορίζουν την τιμή των πεδίων και θα συγκριθούν συγκεκριμένοι τύποι καλωδίων.

3.1.1.1 Διαχωρισμός αγωγών – καλωδίων

Αγωγός και καλώδιο είναι δύο έννοιες χωρίς σαφή διάκριση. Συχνά, χρησιμοποιείται ο όρος καλώδιο για έναν αγωγό. Φυσικά, και ο αγωγός και το καλώδιο μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα και έχουν ως κοινό γνώρισμα την μόνωση γύρω από το χαλκό ή το αλουμίνιο. Η βασική τους διαφορά είναι η τοποθέτηση εντός του εδάφους ή όχι.

Ρευματοφόρα μέσα εντός του εδάφους χαρακτηρίζονται ως καλώδια. Αγωγοί δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται εντός του εδάφους, ακόμη και αν βρίσκονται στο εσωτερικό σωλήνων.

Η μόνωση των καλωδίων λόγω της τοποθετήσεως εντός του εδάφους είναι περισσότερο ενισχυμένη εξαιτίας των διαβρώσεων στις οποίες υπόκεινται. Μια άλλη ουσιώδης διαφορά είναι η δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας. Οι αγωγοί δεν θεωρούνται φορείς μεγάλης ισχύος. Επιπλέον, τα καλώδια χρησιμοποιούνται εξ’ ολοκλήρου άνω των 1000V, δηλ. τα ρευματοφόρα μέσα στην ΜΤ και ΥΤ δεν χαρακτηρίζονται ως αγωγοί.

# 3.1.1.2 Υλικά

Τα αγώγιμα υλικά που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά και τη διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο χαλκός και το αλουμίνιο. Συγκριτικά, για το ίδιο φορτίο, χρειάζεται μιάμιση φορά διατομή σε αλουμίνιο και μισή φορά βάρος. Η τελική επιλογή έχει να κάνει με το κόστος όπως καθορίζεται από την ειδική οικονομοτεχνική μελέτη. Από την άλλη, τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται ποικίλουν (ελαστικό, συνθετικό καουτσούκ, PVC, PET, XLPE, Presspan-χαρτί εμποτισμένο με λάδι κ.ά.) και κατατάσσουν καλώδια και αγωγούς σε περισσότερες κατηγορίες. Η επιλογή σε αυτή την περίπτωση γίνεται αποκλειστικά ανάλογα με την χρήση που απαιτείται, τις συνθήκες του περιβάλλοντος, την τάση του ρεύματος.

3.1.2 Μονοπολικά – Τριπολικά καλώδια

Ένα ερώτημα που τίθεται πάντα στην εκλογή καλωδίου σε τριφασικές εγκαταστάσεις είναι αν θα χρησιμοποιηθεί τριπολικό ή τρία μονοπολικά καλώδια. Γενικά, αυτό εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Τα μονοπολικά έχουν μεγαλύτερη ευλυγισία, μπορούν μέσα στον ΥΣ να στρίβουν πιο εύκολα. Πρέπει δε να βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει αφενός καλύτερη απαγωγή θερμότητας και αποφυγή ανάφλεξης και αφετέρου μεγαλύτερη αυτεπαγωγή ανά μονάδα μήκους ωLο (αυξάνει η επιφάνεια της «σπείρας» όσο οι αγωγοί απομακρύνονται). Η καλύτερη απαγωγή θερμότητας σημαίνει και μεγαλύτερη ικανότητα φόρτισης. Η μεγαλύτερη αυτεπαγωγή, όμως, σημαίνει βύθιση της τάσης, αυξημένη άεργο ισχύ και προβλήματα στην ευστάθεια του δικτύου. Βασικό κριτήριο επιλογής, λοιπόν, είναι το αν οι αποστάσεις είναι κοντινές ή μακρινές. Για κοντινές αποστάσεις προτιμούνται τρία μονοπολικά ενώ για μακρινές αποστάσεις προτιμάται ένα τριπολικό. Γενικά, τα τρία μονοπολικά καλώδια είναι πιο εύχρηστα (προτιμώνται σε ΥΣ), ενώ σε μακρινές αποστάσεις προτιμάται τριπολικό για λόγους βύθισης τάσης (πχ δίκτυα).

Τρία μονοπολικά                          Ένα τριπολικό

Κοντινές αποστάσεις                 Μακρινές αποστάσεις

ωL0≈0,2Ω/km                                ωL0≈0,1Ω/km

Σχήμα 3.1: Αυτεπαγωγή ανά μονάδα μήκους

3.1.3 Τύποι τριπολικών καλωδίων

Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται μέχρι τα 60kV είναι καλώδια μάζης και χαρακτηρίζονται ως καλώδια ζώνης (μέχρι 20kV), επιμεταλλωμένα καλώδια (μέχρι 30kV) ή καλώδια τριπλού μολυβδομανδύα (μέχρι 60kV).

3.1.3.1 Καλώδιο ζώνης (G)

Καλώδιο ζώνης χαρακτηρίζεται καλώδιο με μόνωση σε κάθε αγωγό, υλικό πλήρωσης, εξωτερική μόνωση. Όπως και σε κάθε τριπολικό καλώδιο με μολυβδομανδύα, το άθροισμα των δυνορευμάτων των τριών φάσεων είναι περίπου μηδέν σε σχετική απόσταση από το κέντρο. Επί του μολυβδομανδύα, τα δυνορεύματα δεν παρουσιάζουν απώλειες λόγω της μικρής διαπερατότητας του μολύβδου. Από διηλεκτρικής πλευράς όμως καταπονείται δυσμενέστερα. Ο χώρος μεταξύ των τριών φάσεων και προς το κέντρο δέχεται την μέγιστη διηλεκτρική καταπόνηση. Αυτός είναι και ο λόγος που η στάθμη μόνωσης αυτών των καλωδίων είναι ως 20kV.

Σχήμα 3.2: Τριπολικό καλώδιο ζώνης (G)

3.1.3.2 Καλώδιο επιμεταλλωμένο (Η)

Για εξωμάλυνση του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο του καλωδίου ζώνης τοποθετείται σε κάθε αγωγό το λεγόμενο Η-φύλλο, φύλλο ειδικό από αλουμίνιο. Πρόκειται για καλώδιο με ευνοϊκή μαγνητική κατάσταση (όπως και το G), αλλά επιπλέον εξομάλυνση του ηλεκτρικού πεδίου, αφού με το επιμεταλλωμένο (αγώγιμο) φύλλο η καταπόνηση από εφαπτόμενη γίνεται ακτινική. Δηλαδή, στην περιοχή ανάμεσα στις τρεις φάσεις που δέχεται τη μεγαλύτερη καταπόνηση στο G-Kabel, τώρα το πεδίο γίνεται ακτινικό και η καταπόνηση πολύ μικρότερη. Σήμερα, αντί μετάλλου, χρησιμοποιείται ημιαγωγός (γραφίτης). Αυτός είναι και ο λόγος που η στάθμη μόνωσης αυτών των καλωδίων φτάνει έως τα 30kV.

Σχήμα 3.3:Τριπολικό καλώδιο επιμεταλλωμένο (Η)

3.1.3.3 Καλώδιο τριπλού μολυβδομανδύα (D)

Βελτιωμένη εκδοχή του Η-καλωδίου είναι και το D-καλώδιο. Αυτό το καλώδιο, εκτός από την επιμετάλλωση, που του δίνει όλα τα πλεονεκτήματα των G και Η καλωδίων, έχει, επιπλέον, μολυβδομανδύα σε κάθε μία φάση. Με τον τριπλό μολυβδομανδύα τα καλώδια μάζης αυξάνουν την διηλεκτρική αντοχή τους ώστε να χρησιμοποιούνται έως τα 60kV.

Εικόνα 3.4: Τριπολικό καλώδιο τριπλού μολυβδομανδύα (D)

Σχήμα 3.5: Τομή καλωδίου με τριπλό μολυβδομανδύα (D)

3.1.4 Αντιπροσωπευτικά καλώδια

Πέρα από τη γενικότερη αναφορά και σύγκριση των μονοπολικών και των τριπολικών καλωδίων, είναι σημαντικό για την, όσο το δυνατό, πιο ολοκληρωμένη μελέτη της συμπεριφοράς των καλωδίων, να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά δύο καλωδίων, αντιπροσωπευτικών για την κάθε κατηγορία.

3.1.4.1 YHSY

Καλώδιο μονοφασικό με πλαστική μόνωση από PVC.

Uo/U=11.6/20kV & 17.3/30kV

Είναι καλώδιο με Η-φύλλο για την εξομάλυνση του ηλεκτρικού πεδίου. Επιπλέον, έχει χάλκινο περίβλημα (S) για θωράκιση, δηλ. χαλκομανδύας (όπως ο μολυβδομανδύας στα χαρτοκαλώδια). Είναι κατάλληλο για τα 20, αλλά και τα 30kV. Παρόλο που δεν είναι τυποποιημένο κατά VDE, στην εφαρμογή έχει δείξει άριστη συμπεριφορά και αποτελεί το κατεξοχήν μονοπολικό καλώδιο στα 20 και 30kV.

3.1.4.2 NKBA

Καλώδιο τριφασικό με χαρτομόνωση.

Uo/U=0.6/1kV & 3.5/6kV & 5.8/10kV

Είναι τριπολικό καλώδιο με μόνωση από χαρτί (presspan) και μολυβδομανδύα (Κ). Ο μολυβδομανδύας περιβάλλει τον μονωμένο από χαρτί αγωγό. Ακολουθεί περίβλημα από ατσάλι. Ο μολυβδομανδύας προσδίδει ευλυγισία ενώ το ατσάλι μηχανική αντοχή. Εξωτερικά υπάρχει μόνωση από γιούτα (υλικό από πίσσα). Το ΝΚΒΑ είναι ένα καλώδιο με δυνατότητα για άριστη γείωση χάρις στον οπλισμό από χαλύβδινη ταινία (τσέρκι). Με αυτό τον τρόπο υπάρχει γείωση σε όλο το μήκος του καλωδίου. Πέρα από αυτό, όμως, στον ατσάλινο οπλισμό δημιουργούνται ρεύματα εξ επαγωγής (δινορρεύματα) και συνεπώς απώλειες. Γενικά, σε καλώδια με ατσάλινο οπλισμό υπάρχουν μεγαλύτερες απώλειες λόγω επαγωγικών ρευμάτων. Επειδή τα χαρτοκαλώδια έχουν κατασκευαστικές δυσκολίες (μολυβδομανδύας & ατσάλινος οπλισμός) και επιπλέον είναι δύσχρηστα στην τοποθέτηση (μικρότερη ευκαμψία από τα πλαστικά), τείνουν να καταργηθούν. Υπάρχουν όμως σε πολλές εγκαταστάσεις κυρίως στο δίκτυο πόλεως. Το NKBA χρησιμοποιείται στη ΧΤ και ΜΤ ως 10kV. Παρόμοια χαρακτηριστικά με το ΝΚΒΑ, έχει και το ΝΕΚΒΑ, με τη διαφορά ότι έχει τριπλό μολυβδομανδύα σε κάθε φάση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υψηλότερη τάση, στα 20 και στα 30kV. Το ΝΕΚΒΑ (Uo/U=11.6/20kV & 17.3/20kV) είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο χαρτοκαλώδιο για τα 20kV.

3.2 Μετασχηματιστές

3.2.1 Γενικά

Οι μετασχηματιστές είναι «συσκευές» που στηρίζουν τη λειτουργία και τις εφαρμογές τους στο φαινόμενο της επαγωγής.

Εφαρμόζοντας μία ημιτονοειδή εναλλασσόμενη τάση στα άκρα του πρωτεύοντος τυλίγματος, αυτό διαρέεται στην μόνιμη κατάσταση από μικρό ρεύμα iφ (ρεύμα διέγερσης). Το ρεύμα διέγερσης εγκαθιστά στον σιδηροπυρήνα του μετασχηματιστή μαγνητική ροή, ο δρόμος της οποίας φαίνεται στο Σχήμα 3.6 (για λόγους απλότητας χρησιμοποιείται το σχήμα ενός μονοφασικού μετασχηματιστή).

Σχήμα 3.6: Απλοποιημένη διάταξη μονοφασικού μετασχηματιστή

Το μεγαλύτερο μέρος της ροής Φ (κύρια ή ωφέλιμη ροή) πηγαίνει μέσα στον κλειστό δρόμο του σιδηροπυρήνα εμπλέκοντας το δευτερεύον τύλιγμα στο οποίο αναπτύσεται τάση από επαγωγή. Μικρό μέρος της μαγνητικής ροής Φσ1 κλείνει μέσω του αέρα χωρίς να εμπλέξει το δευτερεύον τύλιγμα. Το μέρος αυτό της ροής ονομάζεται ροή σκεδάσεως του πρωτεύοντος.

Αυτή ακριβώς η ροή σκεδάσεως είναι που μας ενδιαφέρει στη μελέτη των δυσμενών βιολογικών επιπτώσεων του μαγνητικού πεδίου του μετασχηματιστή στον άνθρωπο.

Σχήμα 3.7: Εξωτερική άποψη τριφασικού ΜΣ ΜΤ/ΧΤ κατασκευής ΕΛΒΗΜ – Αυτού του τύπου οι ΜΣ χρησιμοποιούνται και από τη ΔΕΗ για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχήμα 3.8: Σχηματική απεικόνιση του ενεργού μέρους

του τριφασικού μετασχηματιστή

Η κύρια ροή επάγει στο τύλιγμα του πρωτεύοντος (Ν1 ελίγματα) τάση, η οποία ισούται με    ,    αφού οι μορφές κύματος τάσης και ροής είναι σχεδόν ημιτονοειδείς ().

Η ενδεικνυμένη τιμή της αντι-ΗΕΔ e1 είναι:  όπου .                                                                   (3.1)

Η κύρια ροή επάγει επίσης μία τάση ενδεικνύμενης τιμής Ε2 στο δευτερεύον τύλιγμα με Ν2 ελίγματα, που ομοίως ισούται με:    (3.2)

Κατά τη λειτουργία του μετασχηματιστή υπό φορτίο, το δευτερεύον συνδέεται προς ένα φορτίο, οπότε προκύπτει και δευτερεύον ρεύμα. Αμφότερα τα τυλίγματα, πρωτεύον και δευτερεύον, διαρρέονται από ρεύμα και υφίστανται ροές σκεδάσεως Φσ1 και Φσ2 αντίστοιχα.

Σχήμα 3.9: Μαγνητικές γραμμές στον πυρήνα μονοφασικού μετασχηματιστή

Γίνεται φανερό ότι προκειμένου να περιορίσουμε το μαγνητικό πεδίο γύρω από τους μετασχηματιστές πρέπει να γίνεται μελέτη έτσι ώστε να περιορίζεται η σκέδαση και ταυτόχρονα να αυξάνεται η οφέλιμη μαγνήτιση του πυρήνα. Έτσι, και λιγότερο δυσμενείς επιπτώσεις θα υπάρχουν στον άνθρωπο αλλά και μεγαλύτερη απόδοση θα έχουν οι μετασχηματιστές.

3.2.2 Μορφές σιδηροπυρήνα

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικό ρόλο στην μαγνήτιση του πυρήνα, άρα και στις απώλειες του μετασχηματιστή, διαδραματίζει ο τρόπος πλέξης του πυρήνα. Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές κατασκευής του σιδηροπυρήνα των μετασχηματιστών. Στους περισσότερους μετασχηματιστές συναντάται μορφή πυρήνα σε διαμόρφωση φύλλων (stack core), ενώ λιγότερο συνηθισμένη είναι η διαμόρφωση ρολού ή κυμματοειδής πλέξη (wound core). Η διαφορετική συμπεριφορά των δύο τρόπων πλέξης φαίνεται κατά τη μαγνήτιση και το σχήμα που ακολουθεί δείχνει αυτό ακριβώς:

Σχήμα 3.10: Καμπύλη μαγνήτισης για κυματοειδή πλέξη (Α)

και για διαμόρφωση φύλλων (Β)

Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται τυπικές καμπύλες μαγνητίσεως για δύο διαφορετικούς τρόπους πλέξης (υποτίθεται ότι το υλικό είναι το ίδιο). Στον κατακόρυφο άξονα είναι η μαγνητική επαγωγή B σε kGauss, ενώ στον οριζόντιο είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε A/cm.  Ουσιαστικά, η Β δείχνει τη ροή που σχηματίζεται από την διέγερση Η, η οποία είναι ουσιαστικά το ρεύμα μαγνητίσεως.

Είναι φανερό από τις παραπάνω καμπύλες ότι ο πυρήνας με κυματοειδή πλέξη μαγνητίζεται πλήρως με λιγότερο ρεύμα μαγνήτισης, πράγμα που σημαίνει ότι και οι απώλειες του πυρήνα θα είναι αισθητά μικρότερες. Σε δεύτερη ανάλυση, είναι φανερό ότι η κυματοειδής πλέξη προκαλεί μεγαλύτερη μαγνήτιση στον πυρήνα αν εφαρμοστεί το ίδιο ρεύμα μαγνήτισης. Και τα δύο παραπάνω συμπεράσματα μας οδηγούν στη γενικότερη θεώρηση ότι ο πυρήνας με κυματοειδή πλέξη παρουσιάζει λιγότερη σκέδαση (λόγω καλύτερης μαγνήτισης) από αυτόν της διαμόρφωσης φύλλου και επομένως είναι προτιμότερη η χρήση του, έτσι ώστε να περιορίζεται το μαγνητικό πεδίο γύρω από το μετασχηματιστή. Ωστόσο, είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι βιομηχανίες μετασχηματιστών που χρησιμοποιούν αυτή την πλέξη στην κατασκευή του πυρήνα, παρόλα τα πλεονεκτήματα και την σχετικά απλούστερη και οικονομικότερη, διαδικασία κατασκευής.

3.2.3 Ισοδύναμο κύκλωμα

Για την ευκολότερη μελέτη της λειτουργίας του μετασχηματιστή και την άνετη σχηματική χρήση του στα ηλεκτρικά κυκλώματα, χρησιμοποιούμε το ισοδύναμο κύκλωμα, μια μορφή του οποίου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η χρήση του ισοδυνάμου κυκλώματος προκειμένου να γίνουν οι διάφοροι υπολογισμοί στα ηλεκτρικά κυκλώματα γίνεται με όλα τα στοιχεία του ανοιγμένα είτε στο πρωτεύον, είτε στο δευτερεύον, ανάλογα με τις ανάγκες του υπό μελέτη συστήματος.

Σχήμα 3.11: Ισοδύναμο κύκλωμα πραγματικού μονοφασικού μετασχηματιστή

Κατά τη λειτουργία του μετασχηματιστή, παρατηρούνται κάποιες απώλειες. Εκτός από τις ωμικές απώλειες στα τυλίγματα ( r∙i2∙t ), που στο ισοδύναμο κύκλωμα αναπαριστώνται από τις ωμικές αντιστάσεις r1 και r2, για πρωτεύον και δευτερεύον τύλιγμα αντίστοιχα, παρατηρούνται και απώλειες οφειλόμενες στις ροές Φσ1 και Φσ2, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Οι απώλειες αυτές ποσοτικά αναπαριστώνται στο ισοδύναμο κύκλωμα του μονοφασικού μετασχηματιστή από τις αντιδράσεις σκέδασης Χσ1 και Χσ2, για το πρωτεύον και το δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή αντίστοιχα. Ο εγκάρσιος κλάδος, αποτελούμενος από την ωμική αντίσταση gπ και την επαγωγική αντίδραση bm, αναπαριστά τις απώλειες πυρήνα τις οφειλόμενες στα δινορρεύματα, ρεύματα τα οποία δημιουργούνται στον πυρήνα από το ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσεται λόγω της χρονικής μεταβολής της μαγνητικής ροής.

3.2.4 Μαγνητικά πεδία στο «περιβάλλον» των μετασχηματιστών

Οι τριφασικοί μετασχηματιστές ΜΤ/ΧΤ που χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΗ, είναι τοποθετημένοι πολύ συχνά σε κατοικημένες περιοχές, πάνω σε στήλους, αλλά και σε υπόγεια κατοικιών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνεπώς, πλήθος ανθρώπων βρίσκονται καθημερινά σε σχετικά μικρές αποστάσεις από αυτούς. Τα εκπέμποντα μαγνητικά πεδία που είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό θα πρέπει με κάθε τρόπο να περιοριστούν.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα μεγάλο μέρος του μαγνητικού πεδίου που εμφανίζεται γύρω από ένα μετασχηματιστή οφείλεται στη ροή σκεδάσεως του πυρήνα, δηλαδή στην «διαφεύγουσα» μαγνήτιση του πυρήνα. Η κατασκευή του πυρήνα του μετασχηματιστή πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να περιορίζεται η σκέδαση και να αυξάνεται η ηλεκτρική απόδοση του μετασχηματιστή. Η επιλογή κυματοειδούς πλέξης για τους λόγους που έχουμε αναφέρει αποτελεί μία πολύ καλή μέθοδο.

Προφανώς όμως, η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στα καλώδια που συνδέονται με τον μετασχηματιστή αποτελεί μία δεύτερη και μάλιστα πιο σημαντική, πηγή μαγνητικού πεδίου κοντά σε κάθε μετασχηματιστή. Η χρήση τριπολικών καλωδίων, κυρίως για την υπόγεια μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να περιοριστεί το μαγνητικό πεδίο που μετράται κοντά στους μετασχηματιστές, είναι μια λογική και ίσως, αναγκαία επιλογή.

Δεν παρατηρείται όμως, η αντίστοιχη μείωση του εκπεμπόμενου μαγνητικού πεδίου και στα σημεία άφιξης – αναχώρησης των τριών φάσεων και του ουδετέρου. Ακόμα και με χρήση τριπολικού καλωδίου, είναι προφανές ότι στα σημεία εκείνα θα υπάρχει διαχωρισμός των αγωγών των φάσεων από το τριπολικό καλώδιο, προκειμένου να συνδεθούν με τις εισόδους – εξόδους του μετασχηματιστή. Παρατηρείται έτσι, στο χώρο εκείνο, λόγω αυτής της ανομοιομορφίας, μία επιπλέον «μαγνητική επιβάρυνση». Προκειμένου να περιορισθεί στο ελάχιστο το μαγνητικό πεδίο γύρω από το μετασχηματιστή, είναι αναγκαία η τοποθέτηση ακροκιβωτίου.

Εικόνα 3.1: Τριφασικοί μετασχηματιστές σε δοκιμή. Στο πάνω μέρος διακρίνονται τα ακροκιβώτιά τους (το μεταλλικό κιβώτιο στο οποίο καταλλήγουν τα καλώδια)

Πρόκειται για μεταλλικό «κουτί» το οποίο περικλύει τις εισόδους – εξόδους φάσεων του μετασχηματιστή, καθώς και τους αγωγούς των φάσεων, τους εξερχομένους του τριπολικού καλωδίου. Το μεταλλικό «κάλυμα» που προσφέρει το ακροκιβώτιο προκαλεί τον εγκλωβισμό του εκπεμπόμενου μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του. Στις φωτογραφίες που προηγήθηκαν διακρίνονται τα ακροκιβώτια των εικονιζόμενων τριφασικών μετασχηματιστών.

3.2.5 Συμπεράσματα

Ο τρόπος λειτουργίας των μετασχηματιστών ΜΤ/ΧΤ, που χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΗ για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές ΧΤ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι αναγκαία η τοποθέτησή τους και εντός κατοικημένων περιοχών, μας δίνει την ευκαιρία να συμπεράνουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις με αυξημένο μαγνητικό πεδίο, πιθανόν θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα που να το περιορίζουν.

Παραπάνω είδαμε αναλυτικά μερικές από τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους για το λόγο αυτό. Επιγραμματικά αναφέρονται:

- Η κατασκευή του πυρήνα με κυμματοειδή πλέξη (wound core) για καλύτερη μαγνήτιση – μικρότερη σκέδαση

- Η χρήση τριπολικών καλωδίων και

- Η τοποθέτηση ακροκιβωτίου στις εισόδους – εξόδους του μετασχηματιστή

Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε και το γεγονός της τοποθέτησής τους σε σημεία τέτοια ώστε να μην είναι εύκολη η πρόσβαση από το κοινό (πάνω σε στήλους σε ύψος >4m, σε υπόγεια κτιρίων κ.α.), συμπεραίνουμε ότι οι πιθανές συνέπειες των δημιουργούμενων πεδίων,  για την ανθρώπινη υγεία είναι αμελητέες.

3.3 Μετασχηματιστές διανομής χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής (low EMF)

3.3.1 Γενικά

Ενδιαφέρον στην ανάλυση του εκπεμπόμενου μαγνητικού πεδίου από τους μετασχηματιστές διανομής παρουσιάζει η προσπάθεια της Αυστριακής VA TECH ELIN Transformatoren GmbH & Co. για κατασκευή μετασχηματιστών φιλικών προς το περιβάλλον.

Η εταιρία, ως βασικός προμηθευτής μετασχηματιστών διανομής της Ελβετίας, σεβόμενη την οδηγία της Ελβετικής κυβέρνησης περί προστασίας από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία, αναγκάστηκε να προβεί σε μελέτη και κατασκευή μετασχηματιστών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής. Η οδηγία, η οποία τέθηκε σε ισχύ το χειμώνα του 2000, ανέφερε ότι σε μέρη που χρησιμοποιούνται από το κοινό για μεγάλη διάρκεια, η πυκνότητα της μαγνητικής ροής (μαγνητική επαγωγή) δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 1μΤ. Όπως καταδικνύεται άλλωστε και από τους κανονισμούς που θεσπίζονται στα διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη, υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία του κόσμου για τις επιπτώσεις της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τις διάφορες, οικιακές και μη, ηλεκτρικές συσκευές. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις οι επιστήμονες ελέγχουν τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικίες κάνοντας ακόμα πιο αυστηρές μετρήσεις σε επίπεδα nT.

3.3.2 Εφαρμογή

Σε ένα σχετικό παράδειγμα από την καθημερινή ζωή μελετήθηκε η τοποθέτηση ενός «τυπικού» μετασχηματιστή διανομής 630 kVA στο υπόγειο ενός σχολικού κτιρίου. Η έρευνα εστιάστηκε στο κατά πόσο είναι κατάλληλο το κτίριο για σχολείο, όπου θα περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους εκατοντάδες παιδιά.

Σχήμα 3.12: Κάτοψη τμήματος σχολικού κτιρίου με το μετασχηματιστή διανομής στο υπόγειο – Σημειώνονται τα επίπεδα της μαγνητικής επαγωγής σε διάφορες αποστάσεις

Για το λόγο αυτό, επινοήθηκαν διάφορες μέθοδοι από την εταιρία προκειμένου να μειωθεί το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η εταιρία επέλεξε να μειώσει το δημιουργούμενο μαγνητικό πεδίο.

Σχήμα 3.13: Σχεδιάγραμμα διάσπασης των τεσσάρων ακροδεκτών φάσεων και ουδετέρου σε οκτώ

Όπως φαίνεται, στη μεριά της χαμηλής τάσης, η κάθε φάση έχει διασπαστεί σε δύο παράλληλα τμήματα (U(U1-U2, V(V1-V2, W(W1-W2), καθώς και ο ουδέτερος. Με την αύξηση των ακροδεκτών χαμηλής τάσης από τέσσερις (4) σε οκτώ (8), υποδιπλασιάζεται το ρεύμα που περνάει από κάθε φάση της κάθε ομάδας εξόδων (πχ U1, V1, W1, N1), ενώ ταυτόχρονα το συνολικό ρεύμα για τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο παραμένει μηδενικό (∑Ι=0). Το τελευταίο επιτυγχάνεται με την συμμετρική διάταξη των οκτώ (8) πλέον ακροδεκτών του Μ/Σ.  Με τον τρόπο αυτό διάταξης, επιχειρείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύμπτηξη των ακροδεκτών, ώστε να υπάρχουν μικρότερες διαφεύγουσες μαγνητικές γραμμές από τα καλώδια που εξέρχονται του Μ/Σ. Δυστυχώς, η ελάχιστη απόσταση μόνωσης μεταξύ των ακροδεκτών ΧΤ, ώστε να αποφεύγονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις, η οποία είναι τα 40mm, αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα σε αυτή την προσπάθεια. Εντούτοις, με τον τρόπο αυτό, επετεύχθησαν μειωμένες τιμές πεδίου.

Σχήμα 3.14: Άποψη του πάνω μέρους του μετασχηματιστή.

Διακρίνεται η συμμετρική διάταξη των ακροδεκτών χαμηλής τάσης

Το εσωτερικό του δοχείου του μετασχηματιστή, όπως και στους περισσότερους μετασχηματιστές, είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εγκλωβίζει, όσο είναι αυτό δυνατό, τη ροή σκέδασης στο εσωτερικό του.

Εκόνα 3.2: Εσωτερικό δοχείου μετασχηματιστή – Τα κατακόρυφα διάκενα που διακρίνονται «κατευθύνουν» τη ροή σκέδασης διατηρώντας την στο εσωτερικό

Επιπλέον, γίνεται και χρήση ακροκιβωτίου στην πλευρά χαμηλής τάσης.

Εικόνα 3.3: Σχήμα Ακροκιβώτιο χαμηλής τάσης σε μετασχηματιστή 1000 kVA.

Στο εσωτερικό του διακρίνονται οι οκτώ (8) διαπεραστήρες χαμηλής τάσης.

3.3.3 Αποτελέσματα-Συμπεράσματα

Οι μετρήσεις και οι δοκιμές που ακολούθησαν την κατασκευή των μετασχηματιστών με όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω απέδωσαν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Παρατηρήθηκε ότι ήταν δυνατή η μείωση της απόστασης επίτευξης του ορίου του 1μΤ από τα 5m στα 2.32m στον κατακόρυφο άξονα. Αν λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς των μετρήσεων οι ακροδέκτες της χαμηλής τάσης και δεδομένου ότι βρίσκονται περίπου 1.36m από το έδαφος, βγαίνει το συμπέρασμα ότι παρατηρείται μείωση από τα 3.64m στα 0.96m ή σε ποσοστιαία κλίμακα, πάνω από 70%. Παρακάτω παρατίθενται διαγράμματα που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των δοκιμών. Χαράσσεται σε άξονες καρτεσιανών συντεταγμένων η γραμμή του 1μΤ για τις περιπτώσεις της τυπικής κατασκευής μετασχηματιστή (μπλε γραμμή) και της κατασκευής low EMF που περιγράφεται εδώ (κόκκινη γραμμή), σε εμπρόσθια όψη, πλάγια όψη και κάτοψη.

Σχήμα 3.15: Χαρακτηριστικές καμπύλες της γραμμής 1μΤ για εμπρόσθια, πλάγια όψη και κάτοψη, για τυπικό και low-EMF μετασχηματιστή 630kVA.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, για το συγκεκριμένο παράδειγμα του σχολικού κτιρίου που αναφέρθηκε στην αρχή κατασκευάστηκε η παρακάτω σχηματική απεικόνιση:

Σχήμα 3.16: Τελική μορφή μαγνητικών καμπύλων στο σχολικό κτίριο με χρήση Μ/Σ low-EMF 630kVA.

Η γραμμή του 1μΤ πλεόν βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του ισογείου του κτιρίου. Ακόμα και γαι μετασχηματιστές 1000kVA ή 1250kVA, η γραμμή του 1μΤ θα φτάνει σε απόσταση μικρότερη των 20cm πάνω από το έδαφος του ισογείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

4.1 Μετρήσεις μαγνητικής επαγωγής σε υποσταθμούς, στην περιοχή χαμηλών συχνοτήτων

ΓΕΝΙΚΑ

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, εκτελέστηκαν μετρήσεις σε υποσταθμό 10 MVA, στο επίπεδο των χαμηλών συχνοτήτων και στην περιοχή των 40-800 Hz. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μετρούμενες τιμές είναι σημαντικά μικρές συγκριτικά με τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλείας.

4.1.1 Εισαγωγή

Οι ενεργοί πολίτες γνωρίζουν πλέον τον κίνδυνο της ηλιοθεραπείας, της ραδιενέργειας, των ακτίνων-Χ, που σχετίζονται με την ιονίζουσα ακτινοβολία. Παρόλ’ αυτά, για πολλά χρόνια οι βιολογικές επιδράσεις των στατικών πεδίων και των τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (έως 300 GHz) αγνοούνταν τελείως. Αυτά (τα κύματα) ανοίκουν στην περιοχή της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το γεγονός ότι ο ιονισμός δεν προκαλείται, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επίδραση.

Σήμερα, γίνεται έρευνα για την επίδραση αυτή και για την προστασία του κοινού από την μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Με τη συχνότητα ως κριτήριο, έχουν καταρτηθεί, από διεθνείς οργανισμούς, κάποια επίπεδα αναφοράς (όχι επικίνδυνα). Συγκεκριμένα:

Όταν f=0-0.1 Hz, εξετάζεται η μέγιστη τιμή του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου. Στην περιοχή των εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων (extremely low frequencies – ELF), η οποία συμπεριλαμβάνει τα 50 Hz, και των πολύ χαμηλών συχνοτήτων (very low frequencies – VLF), (f<30kHz) εξετάζεται η πυκνότητα ισχύος (W/cm2) ή ο ρυθμός ειδικής απορρόφησης (W/kg).

Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνονται μετρήσεις στην περιοχή των 50 Hz, η οποία είναι και η συχνότητα του αστικού δικτύου και υπάρχει παντού. Συγκεκριμένες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε υποσταθμό ισχύος 10 MVA, με τρια (3) επίπεδα τάσης (20kV, 6.6kV, 0.4kV) και τους αντίστοιχους Μ/Σ 20/6.6kV & 20/0.4kV. Σκοπός αυτής της εργασίας, είναι η καταγραφή των μετρήσεων και η σύγκρισή τους με τα όρια αναφοράς της IRPA (International Radiation Protection Association), το οποίο για την περιοχή ELF είναι  100μΤ=1Gauss.

4.1.2 Διαδικασία μέτρησης

Ο εξεταζόμενος υποσταθμός έχει δύο (2) ορόφους (ισόγειο και πρώτο όροφο). Στον πρώτο όροφο υπάρχει ο πίνακας των 20 kV, ο οποίος περιλαμβάνει την κυψέλη των καλωδίων των 20 kV, την κυψέλη του Μ/Σ 20/0.4 kV - 1600 kVA και την κυψέλη του Μ/Σ 20/6.6 kV - 3150 kVA. Στον ίδιο όροφο βρίσκονται ένα κέντρο ελέγχου, αίθουσες, γραφεία και εργαστήριο. Στο ισόγειο βρίσκονται τα δωμάτια των Μ/Σ, ο πίνακας των 6.6 kV, ο πίνακας των 0.4 kV και ο πίνακας των πυκνωτών. Ένα απλοποιημένο διάγραμμα του υποσταθμού φαίνεται στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί:

Σχήμα 4.1: Απλοποιημένο διάγραμμα υποσταθμού που δείχνει τις τράπεζες χειρισμών. Επεξήγηση:

Τράπεζα 20kV:

Α: Πίνακας αφίξεων

Β: Πίνακας Μ/Σ 20/6.6kV 3150kVA

C: Πίνακας Μ/Σ 20/0.4kV 1600kVA

Δωμάτια Μ/Σ:

D: Δωμάτιο Μ/Σ 20/6.6kV 3150kVA

Ε: Δωμάτιο Μ/Σ 20/0.4kV 1600kVA

Τράπεζα 6.6kV:

F: Πίνακας Μ/Σ 20/6.6kV 3150kVA

Τράπεζες ΧΤ 0.4kV:

G: Πίνακας χωρητικοτήτων

H: Πίνακας Μ/Σ 20/0.4kV 1600kVA

Από την κυψέλη του Μ/Σ 20/0.4kV - 1600 kVA στον πίνακα των 20 kV, φεύγουν καλώδια προς το δωμάτιο του Μ/Σ. Εν συνεχεία, από τη μεριά των 0.4 kV του Μ/Σ καλώδια πάνε στην αντίστοιχη κυψέλη του πίνακα των 0.4 kV. Από εκεί, αναχωρούν κάποια φορτία των 0.4 kV, που εξυπηρετεί ο υποσταθμός. Όμοια, καλώδια των 20 kV φεύγουν από την κυψέλη του Μ/Σ 20/6.6kV - 3150 kVA του πίνακα των 20 kV, και πάνε στον Μ/Σ. Στη συνέχεια, τα καλώδια φτάνουν στην αντίστοιχη κυψέλη του πίνακα των 6.6 kV. Από εκεί αναχωρούν κάποια φορτία των 6.6 kV που εξυπηρετεί ο υποσταθμός. Οι χωρητικότητες χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος (cosφ) και βρίσκονται σε άλλο πίνακα, αλλά στον ίδιο όροφο.

Οι μετρήσεις που ακολουθούν συγκρίνονται με το όριο αναφοράς της μαγνητικής επαγωγής Β, το οποίο είναι 100μΤ=1G. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το όργανο EMDEX II (Σχήμα 4.2), κατάλληλο για πεδία 4 mG - 120 G και συχνότητες 40 - 800 Hz.

Σχήμα 4.2: Το όργανο μέτρησης και η διάταξη των αισθητήρων του μαγνητικού πεδίου.

4.1.2.1 Αποτελέσματα μετρήσεων

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι μετρήσεις της μαγνητικής επαγωγής για τους χώρους του υποσταθμού εξαιρουμένων των δωματίων των Μ/Σ. Οι μετρήσεις του Μ/Σ 1600 kVA - 20/0.4 kV που φαίνεται στο Σχήμα 4.3, δίνονται στον Πίνακα 4.2, ενώ του Μ/Σ 3150 kVA - 20/6.6 kV, που φαίνεται στο Σχήμα 4.4,δίνονται στον Πίνακα 4.3.

Οι πίνακες 1,2 και 3 αναφέρουν το μέρος του υποσταθμού, την απόσταση x, τη μαγνητική επαγωγή και την εκατοστιαία σχέση με το όριο της IRPA. Όπου δεν αναφέρεται η απόσταση x, έχει καταγραφεί η μέγιστη πατρατηρηθείσα τιμή σε τυχαία θέση. Σ’ αυτή την περίπτωση (πχ σε αίθουσα), έχουμε τις μετρήσεις υποβάθρου, όπου το πεδίο μπορεί να δημιουργείται από διαφορετικές αιτίες, όπως μη ορατά καλώδια στον τοίχο (διασπορά από γειτονικά πεδία).

| Τμήμα εγκατάστασης | x (cm) | Β (mG) | όριο ΙRPA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Πίνακας 20kV–κυψέλη άφιξεων |  |  |  |
| Πόρτα κλειστή | 100 | 60 | 6 |
| Πόρτα ανοικτή | 100 | 50 | 5 |
| Πίσω από την κυψέλη | 100 | 12 | 1,2 |
| Πίσω από ττην κυψέλη | 1 | 18 | 1,8 |
| Πίνακας 20kV – κυψέλη Μ/Σ 1600kVA 20/0.4kV |  |  |  |
| Πόρτα κλειστή | 100 | 30 | 3 |
| Πόρτα ανοικτή | 100 | 24 | 2,4 |
| Κέντρο ελέγχου | 1 | 5 | 0,5 |
| Υπόβαθρο 20kV (1ος όροφος) | - | 10-50 | 1-5 |
| αίθουσες-γραφεία | - | 17 | 1,7 |
| Σκάλες | - | 20 | 2 |
| Εργαστήριο | - | 15 | 1,5 |
| Πίνακας 6.6kV – κυψέλη Μ/Σ 3150kVA 20/6.6kV |  |  |  |
| Πόρτα κλειστή | 100 | 6 | 0,6 |
| Πόρτα ανοικτή | 100 | 6 | 0,6 |
| Πίσω από την κυψέλη | 100 | 7 | 0,7 |
| Πίσω από την κυψέλη | 1 | 22 | 2,2 |
| Υπόβαθρο 6.6kV (ισόγειο) | - | 10 | 1 |
| Πίνακας 0.4kV – κυψέλη Μ/Σ 1600kVA 20/0.4kV |  |  |  |
| Πόρτα κλειστή | 1 | 725 | 72,5 |
| Πίσω από την κυψέλη | 40 | 880 | 88 |
| Πίσω από την κυψέλη | 10 | 980 | 98 |
| Πίνακας 0.4kV – κυψέλη φωτισμού |  |  |  |
| Πόρτα κλειστή | 1 | 320 | 32 |
| Πίσω από την κυψέλη | 40 | 350 | 35 |
| Πίσω από την κυψέλη | 10 | 370 | 37 |
| Πυκνωτές | 1-10 | 260-880 | 26-88 |
| Υπόβαθρο 0.4kV (ισόγειο) | - | 140 | 14 |

Πίνακας 4.1: Μετρήσεις μαγνητικής επαγωγής στα δωμάτια του υποσταθμού (εξαιρούνται τα δωμάτια των μετασχηματιστών)

| g | f | e |
| --- | --- | --- |
| h | 20kV 0.4kV ----- __ ----- χωρίς πλέγμα πλέγμα | d |
| a είσοδος | b | c |

Σχήμα 4.3: Δωμάτιο μετσχηματιστή 1600kVA 20/0.4kV

| Ζώνη | Διαστάσεις (m) | B (mG) | όριο IRPA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 0.5 x 1.2 | 170-220 | 17-22% |
| b | 2 x 1.2 | 152-180 | 15.2-18% |
| c | 0.5 x 1.2 | 150-230 | 15-23% |
| d | 0.5 x 2.5 | 330-570 | 33-57% |
| e | 0.5 x 0.8 | 70-300 | 7-30% |
| f | 2 x 0.8 | 80-160 | 8-16% |
| g | 0.5 x 0.8 | 60-70 | 6-7% |
| h | 0.5 x 2.5 | 0 | 0% |

Πίνακας 4.2: Μετρήσεις στο δωμάτιο του Μ/Σ 1600 kVA – 20/0.4 kV

| e | f | g |
| --- | --- | --- |
| d | 6.6 kV 20 kV ---- ----- πλέγμα | h |
| c | b | a είσοδος |

Σχήμα 4.4: Δωμάτιο μετασχηματιστή 3150 kVA – 20/6.6 kV

| Ζώνη | Διαστάσεις (m) | B (mG) | όριο IRPA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 1.5 x 1.3 | 7-10 | 0.7-1% |
| b | 2 x 0.3 | 3-10 | 0.3-1% |
| c | 1.2 x 1.3 | 3-10 | 0.3-1% |
| d | 1.2 x 4 | 10-50 | 1-5% |
| e | 1.2 x 0.8 | 8-18 | 0.8-1.8% |
| f | 2 x 0.8 | 2-6 | 0.2-0.6% |
| g | 1.5 x 0.8 | 6-20 | 0.6-2% |
| h | 1.5 x 4 | 0-12 | 0-1.2% |

Πίνακας 4.3: Μετρήσεις στο δωμάτιο του Μ/Σ 3150kVA – 20/6.6kV

4.1.2.2 Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Όλες οι μετρήσεις που έγιναν στον υποσταθμό ήταν κάτω από τα όρια του IRPA. Σημειώνεται ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν μεσημέρι, την ώρα αιχμής, στα δωμάτια 20 kV, 6.6 kV και 0.4 kV, μπροστά από τις κυψέλες  με κλειστές και ανοικτές πόρτες, δηλαδή, με και χωρίς θωράκιση, λόγω της μεταλλοεπενδεδυμένων κυψελών (metal clad cells). Από τις μετρήσεις αναδικνύεται ότι η τιμή με θωράκιση είναι το 75-80% περίπου της τιμής χωρίς θωράκιση. Επίσης, όπως αναμενόταν, μεγάλη μείωση πεδίου προκύπτει από την αύξηση της απόστασης. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το γεγονός ότι οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ώρα αιχμής. Σύμφωνα με τα όργανα του υποσταθμού, στην άφιξη των 20 kV, το φορτίο ήταν 25 Α. Στον πίνακα των 0.4 kV το όργανο έδειχνε 500 Α. Η ισχύς φορτίου ενός Μ/Σ δίνεται από την εξίσωση:

(4.1)

όπου S είναι η τριφασική ισχύς σε kVA, U η τάση σε kV και Ι το ρεύμα σε Α, όλα σε rms τιμές. Αντικαθιστώντας τις τιμές 0.4kV και Ι=500Α στην εξίσωση (1) προκύπτει S=346 kVA≈20% του πλήρους φορτίου για τον Μ/Σ των 1600 kVA. Αν ο μετασχηματιστής ήταν εν κενώ ή σε πλήρη φόρτιση, οι μετρήσεις θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Ο υποσταθμός έχει δύο ακόμα Μ/Σ (1600kVA και 3150kVA) ως εφεδρικούς, οι οποίοι δεν βρίσκονταν υπό φορτίο. Εντούτοις, μετρήθηκε ένα πεδίο μικρότερο των 15 mG, το οποίο, πιθανώς, οφείλεται σε διασπορά από τα γειτονικά πεδία.

Η τιμή του μετρούμενου μαγνητικού πεδίου επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι:

- Οι διακλαδώσεις των γραμμών (καλωδίων)

- Η θέση συσκευών και μηχανών στο χώρο

- Η αλληλεπίδραση των πεδίων

Ο νόμος του Ampere δίνεται από τη σχέση:

(4.2)

όπου Η είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου και της οποίας το γραμμικό ολοκλήρωμα, όπως δείχνει η παραπάνω σχέση, ισούται με το άθροισμα των ρευμάτων .

Η μαγνητική επαγωγή Β και η ένταση του μαγνητικού πεδίου Η συνδέονται με ένα συντελεστή εξαρτώμενο από το υλικό. Στο κενό η στον αέρα ισχύει η σχέση:

(4.3)

όπου μ0=4π∙10-7 Henry/m

Οι εξισώσεις (2) και (3) οδηγούν στην:    (4.4)

Η εξίσωση (4.4) δίνει την δημιουργηθείσα μαγνητική επαγωγή περιμετρικά σε ακτίνα r από αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα Ι.

Αντικαθιστώντας το όριο του IRPA των Β≤1G στην εξίσωση (4.4) προκύπτει η προϋπόθεση Ι/r≤5Α/cm. Για παράδειγμα, αν r=1cm, τότε με ένα μικρό ρεύμα των 5Α μόνο, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μαγνητικό πεδίο τιμής 1G. Στην πράξη όμως, όπως έδειξαν και οι μετρήσεις, αυτό συμβαίνει με μεγαλύτερες τιμές ρεύματος, ή αλλιώς, οι μετρούμενες τιμές είναι μικρότερες από τις θεωρητικές. Αυτό πιθανώς οφείλεται στη θέση των καλωδίων, την αλληλεπίδραση των διαφορετικών πεδίων και την ασπίδα από τα μαγνητικά υλικά.

Από την εξίσωση (4.1) είναι φανερό ότι στη χαμηλή τάση, το ρεύμα θα έχει υψηλή τιμή και κατά συνέπεια, το μαγνητικό πεδίο επίσης. Στην υψηλή τάση, για την ίδια τιμή ισχύος, το ρεύμα θα έχει μικρή τιμή, επομένως και το μαγνητικό πεδίο. Αυτό το θεωρητικό συμπέρασμα επιβεβαιώνεται από μετρήσεις και ισχύει, όχι μόνο στα τριφασικά συστήματα, αλλά και γενικά.

Αξίζει να γίνει η παρατήρηση ότι οι συγκεκριμένοι Μ/Σ που μετρήθηκαν ήταν με μεταλλικό δοχείο (μετασχηματιστές ελαίου), γεγονός που επηρεάζει τις μετρήσεις. Η πλέξη στα πλάγια των 20kV και των 6.6kV, στα δωμάτια των Μ/Σ, χρησιμοποιούνται για την προστασία της τάσης. Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί και μία ασπίδα για το μαγνητικό πεδίο, το οποίο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι μικρής τιμής στην υψηλή τάση. Σε μία περίπτωση το πεδίο είναι τελείως ανύπαρκτο (βλ. Πίνακα 4.2 / Ζώνη h).

Στο μαγνητικό πεδίο, εμφανίζεται μία τάση u, εξαιτίας του φαινομένου της επαγωγής:

(4.5)

E είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, N οι σπείρες, Φ η μαγνητική ροή, που ισούται με το επιφανειακό ολοκλήρωμα της μαγνητικής επαγωγής:

(4.6)

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μία έκφραση του νόμου του Ohm είναι η ακόλουθη:

(4.7)

όπου J (mA/m2) είναι η πυκνότητα του ρεύματος διέγερσης I (mA) και σ η ειδική αγωγιμότητα.

Εξετάζοντας προσεκτικά τις εξισώσεις (4.5), (4.6), (4.7), λαμβάνοντας τον άνθρωπο ως το μισό ενός εκ περιστροφής ελλειψοειδούς, με μεγάλο ημιάξονα h (ύψος ανθρώπου) και μικρό ημιάξονα b (το μισό της απόστασης μεταξύ των δύο όμων), και για γωνιακή συχνότητα ω, οι παραπάνω σχέσεις γίνονται (σε rms τιμές):

Για την πυκνότητα ρεύματος:

(4.8)

Για το ρεύμα:

(4.9)

Το Σχήμα 4.5 δείχνει έναν άνθρωπο ως το μισό ενός εκ περιστροφής ελλειψοειδούς, με μεγάλο ημιάξονα h (ύψος ανθρώπου) και μικρό ημιάξονα b (το μισό της απόστασης μεταξύ των δύο όμων), σε μαγνητικό πεδίο.

Σχήμα 4.5: Ο άνθρωπος στο μαγνητικό πεδίο ως το μισό ενός εκ περιστροφής ελλειψοειδούς

Η επίδραση του ρεύματος στον άνθρωπο ανάλογα με την τιμή του φαίνεται στον Πίνακα 4.4:

| I (mA) | Επίδραση |
| --- | --- |
| 1 | Αντιληπτό όριο |
| 16 | Σύσπαση μυών |
| 50 | Σοβαρές επιδράσεις |
| 100-300 | Καρδιακές ανωμαλίες |

Πίνακας 4. 4: Η επίδραση του ρεύματος στον άνθρωπο

Ο Πίνακας 4.5 δείχνει επίσης την επίδραση της πυκνότητας του ρεύματος J στον άνθρωπο:

| J (mA/m2) | Επίδραση |
| --- | --- |
| <1 | Απώλεια έντονων αντιδράσεων |
| 1-10 | Ασήμαντες βιολογικές επιδράσεις |
| 10-100 | Σοβαρές επιδράσεις |
| 100-1000 | Πιθανός κίνδυνος υγείας |
| >1000 | Καρδιακές ανωμαλίες |

Πίνακας 4.5: Η επίδαρση της πυκνότητας του ρεύματος στον άνθρωπο

Στους Πίνακες 4.6 και 4.7 παρουσιάζοναται τα όρια που καθορίζει ο IRPA για εργαζόμενους και γενικό πληθυσμό αντίστοιχα:

| Εργαζόμενοι | Ε (kV/m) | B (μΤ) |
| --- | --- | --- |
| 8ωρη ασχολία | 10 | 500 |
| 2 ώρες δουλειά ημερησίως | 30 | 5000 |

Πίνακας 4.6: Αναφερόμενα όρια IRPA για εργαζόμενους

| Γενικός πληθυσμός | Ε(kV/m) | B (μΤ) |
| --- | --- | --- |
| 24ωρη ασχολία | 5 | 100 |
| Μερικές ώρες την ημέρα | 10 | 1000 |

Πίνακας 4.7: Αναφερόμενα όρια IRPA για γενικό πληθυσμό

Είναι φανερό ότι οι εργαζόμενοι (πχ σε εργοστάσια και υποσταθμούς) παίρνουν πρόσθετα μέτρα προφύλαξης και προσέχουν την επίδραση του πεδίου. Ο γενικός πληθυσμός είναι πιο ευάλωτος και εξαιτίας αυτού, τα όρια είναι πιο αυστηρά.

Για να γίνουν κατανοητά τα όρια ασφαλείας που αναφέρονται αντικαθιστούμε τα παρακάτω δεδομένα στις εξισώσεις (4.8) και (4.9):

Μαγνητική επαγωγή B=100μΤ=1G (Gauss)

Συχνότητα f=50Hz (ω=314s-1)

Ειδική αγωγιμότητα ανθρώπου σ=0.53 S/m

Ημιάξονας h=170cm (ύψος)

Ημιάξονας b=25cm (το μισό της απόστασης μεταξύ των δύο όμων)

Επομένως προκύπτει:

J≈1mA/m2 και I≈0.3mA

Από τους πίνακες 4.6 και 4.7 προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις για τις υπολογισμένες τιμές ρεύματος και πυκνότητας ρεύματος.

Εντούτοις, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, για Β=1G, το επαγωγικό ρεύμα βρίσκεται σε απολύτως ασφαλή επίπεδα.

#### 4.1.3 Συμπεράσματα

Από όλες τις μετρήσεις που έγιναν στον συγκεκριμένο υποσταθμό, συμπεραίνεται ότι η μαγνητική επαγωγή είναι χαμηλότερη από το θεσμοθετημένο όριο. Επίσης, παρατηρείται μεγαλύτερη μείωση μαγνητικού πεδίου αυξανομένης της απόστασης και της χρήσης μαγνητικών υλικών. Τέτοιου τύπου μετρήσεις θα έπρεπε να γίνουν και σε άλλους υποσταθμούς, καθώς κάθε υποσταθμός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (διαφορετική ισχύ, διαφορετική τάση, διαφορετική αρχιτεκτονική, διαφορετικά μηχανήματα και συσκευές).

4.2 Μετρήσεις μαγνητικής επαγωγής σε μετασχηματιστές διανομής

ΓΕΝΙΚΑ

Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων μαγνητικής επαγωγής από τους πυρήνες μετασχηματιστών διανομής ισχύος 630 kVA. Οι μετασχηματιστές λειτουργούν στη συχνότητα του αστικού δικτύου των 50 Hz. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μετρούμενες τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες των καθιερωμένων ορίων ασφαλείας.

4.2.1 Εισαγωγή

Γενικά, οι μετασχηματιστές και οι ηλεκτρικές μηχανές χρειάζονται υψηλά επίπεδα μαγνητικών πεδίων για τη λειτουργία τους. Ο πιο κοινός μετασχηματιστής διανομής είναι αυτός με χαρακτηριστικά: 630kVA, 20/0,4kV.

Επομένως, εξαιρετικά σημαντικές αναμένονται να είναι οι μετρήσεις μαγνητικής εκπομπής σε ένα τέτοιο μετασχηματιστή και ιδιαίτερα γύρω από το σιδηροπυρήνα του. Σε αυτή την εργασία, έχει γίνει προσπάθεια για να μετρηθούν, όχι μόνο το επίπεδο του μαγνητικού πεδίου, αλλά και οι απώλειες εν κενώ στους πυρήνες που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου τύπου μετασχηματιστές. Αυτό που έχει εξεταστεί εδώ είναι το κατά πόσο τα επίπεδα του μαγνητικού πεδίου κοντά στον πυρήνα είναι μέσα στα διεθνώς καθορισμένα όρια. Στο τέλος εξετάζεται η καταλληλότητα αυτής της μέτρησης, ώστε να χρησιμοποιείται στις δοκιμές ποιοτικού ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία και αν μπορεί να οδηγήσει στην διατύπωση κάποιων κριτιρίων για τους σιδηροπυρήνες. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μία καταξιωμένη ελληνική βιομηχανία κατασκευής μετασχηματιστών, κατά τη διάρκεια της διδικασίας παραγωγής. Ο συγκεκριμένος τύπος μετασχηματιστή παρουσιάζει ορισμένες ιδιομορφίες όσον αφορά στην κατασκευή του, καθώς πρόκειται για συσκευή πέντε (5) σημείων στήριξης με όχι συμπαγή σιδηροπυρήνα κυματοειδούς πλέξης (wound core). Αυτός ο τύπος πυρήνα ονομάζεται WESCORE και μία συνοπτική περιγραφή του θεωρείται σημαντική, καθώς καθορίζει την διαδικασία μέτρησης.

4.2.2  Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μετασχηματιστών τύπου Wescore

Ο Μ/Σ αυτός κατασκευάζεται με τέσσερις (4) πυρήνες, δύο (2) μεγάλους και δύο (2) μικρούς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.6.

α)           β)

Σχήμα 4.5: α) Κατασκευή του πεντάστηλου Μ/Σ τυλιχτού πυρήνα, ο οποίος αποτελείται από δύο (2) μικρούς πυρήνες στα άκρα και δύο (2) μεγάλους στο κέντρο. β) Συμβατική μορφή του πεντάστηλου Μ/Σ στοιβακτού πυρήνα.

Ένας Μ/Σ των 630 kVA και πάνω, συνήθως αποτελείται από δύο ομάδες των τεσσάρων πυρήνων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.6.

ΠΥΡΗΝΕΣ

ΠΗΝΙΑ

A1       A2

Σχήμα 4.6: Ένας τριφασικός (3Φ) πεντάστηλος Μ/Σ αποτελούμενος από τέσσερις (4) σιδηροπυρήνες και τρία (3) πηνία. Το πηνίο της υψηλής τάσης είναι τηλιγμένο πάνω από το πηνίο της χαμηλής τάσης. Η κάτοψη δείχνει ότι αυτός ο 3Φ Μ/Σ  μπορεί να αποτελέιται από δύο (2) ομάδες των τεσσάρων (4) πυρήνων και τρία (3) πηνία. Αυτό είναι σύνηθες σε μετασχηματιστές από 630 kVA και πάνω. Η πρώτη ομάδα πυρήνων έχει πλάτος D1 και η άλλη D2.

Οι Μ/Σ από 630kVA και πάνω κατασκευάζονται με 2 ομάδες πυρήνων επειδή, αυξανομένου του ρεύματος, δημιουργείται μεγαλύτερο μαγνητικό πεδίο και αναγκαία, απαιτούνται πυρήνες μεγαλύτερων διαστάσεων.

4.2.3  Διαδικασία μέτρησης

Στον ποιοτικό έλεγχο, μετρώνται οι εν κενώ απώλειες φορτίου πυρήνα, για τον καθένα ξεχωριστά. Επομένως, για ένα Μ/Σ με 2 ομάδες πυρήνων (πχ 630kVA), θα πρέπει να μετρηθούν οκτώ (8) πυρήνες.

Η διάσταση που καθορίζει αν ο πυρήνας είναι μεγάλος ή μικρός, ονομάζεται Α. Άρα, οι πυρήνες είναι τεσσάρων (4) μεγεθών: D1A1, D1A2, D2A1, D2A2, όπου ο Α1 είναι ο μικρός και Α2 ο μεγάλος. Μετρήθηκαν δέκα (10) πυρήνες από κάθε τύπο (μικρός πλάτους D1, μεγάλος πλάτους D1, μικρός πλάτους D2 και μεγάλος πλάτους D2), δηλαδή, συνολικά, ογδόντα (80) πυρήνες. Για τις μετρήσεις των απωλειών εν κενώ, εφαρμόζεται κατάλληλη τάση, ανάλογα με το πλάτος D του πυρήνα. Η εφαρμογή της τάσης γίνεται σε ένα πηνίο με γνωστό αριθμό σπειρών, που οδηγεί στο σχηματισμό ενός μονοφασικού Μ/Σ με ανοικτοκυκλωμένα άκρα στο δευτερεύον τήλιγμα. Η εφαρμοζόμενη τάση είναι τέτοια ώστε, να δημιουργεί στον υπό μέτρηση πυρήνα μαγνητικό πεδίο, ίδιο με εκείνο που θα αποκτήσει ο Μ/Σ στην ονομαστική του λειτουργία. Για ένα και μόνο πυρήνα, αυτή η τάση είναι κλάσμα της ονομαστικής και εξαρτάται από το πλάτος D του πυρήνα.

Αυτό το πεδίο δημιουργείται εφαρμόζοντας ονομαστική τάση (400 V) στο Μ/Σ. Εν συνεχεία, και αφού έχει έχει επιτευχθεί μαγνήτιση στην ονομαστική μαγνητική επαγωγή, μετράται με βατόμετρο η απώλεια πυρήνα (εν κενώ). Η όλη διαδικασία ελέγχεται από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την καταγραφή των γεγονότων και την απλούστερη διεξαγωγή των μετρήσεων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.7.

Πέρα από την απώλεια, μετράται και το μαγνητικό πεδίο κοντά στον πυρήνα με χρήση ενός οργάνου μέτρησης μαγνητικών πεδίων κατάλληλο για επίπεδά 4mG-120G και συχνότητες 40-800Hz. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκρίνονται με τα διεθνώς καταγεγραμμένα όρια ασφαλείας.

Σχήμα 4.7: Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας μέτρησης γαι ένα και μόνο πυρήνα. Διαβιβάζεται από τον παροχέα ισχύος τέτοια τάση ώστε να δημιουργείται το ονομαστικό μαγνη- τικό πεδίο του Μ/Σ που κατασκευά- ζεται. Οι εντολές δίνονται στο κύκλωμα και καταγράφονται στον Υπολογιστή (Η/Υ). “W” είναι το βατόμετρο για τη μέτρηση των απωλειών σιδήρου.

Από τις μετρήσεις των απωλειών, παρατίθεται μόνο η μέση τιμή όπως αυτή προέκυψε από ένα δείγμα ογδόντα (80) πυρήνων, δηλαδή, δέκα (10) πυρήνων από κάθε μέγεθος που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός Μ/Σ 630 kVA, 20/0,4kV.

Συνεπώς, σε αυτή τη μελέτη καταγράφονται τέσσερις (4) μέσες τιμές, μία για κάθε τύπο πυρήνα (D1A1, D1A2, D2A1, D2A2). Για τις μετρήσεις του Μ/Σ, το όργανο μέτρησης τοποθετήθηκε σε διάφορα σημεία κοντά στον πυρήνα (όπως φαίνεται στην Σχήμα 4.8) και αναφέρονται οι μετρήσεις για κάθε τύπο πυρήνα. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι μετρήσεις σε απόσταση από 10cm έως 100cm. Σημειώνεται ότι οι δοσμένες τιμές αφορούν στη μέγιστη τιμή των μετρήσεων.

Σχήμα 4.8: Μέρτηση μαγνητικού πεδίου σε διαφορετικές θέσεις στο εσωτερικό του «δακτυλίου» που σχηματίζει ο πυρήνας (θέσεις a, b, c) και πάνω από τον πυρήνα (θέσεις d, e) με το μαγνητόμετρο (Gauss-Meter) τοποθετημένο κάθετα στις περιμετρικές μαγνητικές γραμμές. Επίσης, οι θέσεις για τις μετρήσεις με το μαγνητόμετρο τοποθετημένο παράλληλα στις περιμετρικές μαγνητικές γραμμές (θέσεις f, g, h) και τέλος, η μέτρηση σε απόσταση x από τον πυρήνα. Στην εικόνα, η πλάγια όψη του οργάνου φαίνεται με μαύρο χρώμα, ενώ η εμπρόσθια όψη με διαγράμμιση.

Αμέσως μετά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η μέση τιμή για κάθε πυρήνα παρουσιάζεται για κάθε δέκα (10) πυρήνες, λόγω απώλειας μετρήσεων.

4.2.4 Αποτελέσματα μετρήσεων

4.2.4.1 Μετρήσεις απωλειών σιδήρου

| D (mm) | A (mm) | U (V) | P1 (W) | P2(W) | B (G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 255.4 | 35.7 | 66.1 | 64.59 | 16000 |
| 110 | 321.4 | 35.7 | 74.5 | 67.74 | 16000 |
| 127 | 255.4 | 41.3 | 76.3 | 73.86 | 16000 |
| 127 | 321.4 | 41.3 | 86.0 | 80.13 | 16000 |

Πίνακας 4.8: Μετρήσεις απωλειών σιδήρου Μ/Σ 630 kVA, 20/0,4kV. D: πλάτος πυρήνα, Α: μήκος πυρήνα, U: εφαρμοζόμενη τάση, Ρ1: υπολογιζόμενη απώλεια σιδήρου, Ρ2: μετρούμενη απώλεια σιδήρου, Β: δημιουργούμενο πεδίο στο εσωτερικό του πυρήνα (ονομαστική τιμή).

4.2.4.2 Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου

| Τύπος πυρήνα | Θέση | B (Gauss) | IRPA όριο 1 (%) | IRPA όριο 2 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1A1 | a | 0.342 | 34.2 | 6.84 |
|  | b | 1.172 | 117.2 | 23.44 |
|  | c | 1.453 | 145.3 | 29.06 |
|  | d | 0.587 | 58.7 | 11.74 |
|  | e | 0.618 | 61.8 | 12.36 |
|  | f | 1.388 | 138.8 | 27.76 |
|  | g | 1.023 | 102.3 | 20.46 |
|  | h | 1.664 | 166.4 | 33.28 |
| D1A2 | a | 0.528 | 52.8 | 10.56 |
|  | b | 1.770 | 177.0 | 35.4 |
|  | c | 2.224 | 222.4 | 44.48 |
|  | d | 0.923 | 92.3 | 18.46 |
|  | e | 0.921 | 92.1 | 18.42 |
|  | f | 2.104 | 210.4 | 42.08 |
|  | g | 1.536 | 153.6 | 30.72 |
|  | h | 2.536 | 253.6 | 50.72 |
| D2A1 | a | 0.273 | 27.3 | 5.46 |
|  | b | 0.902 | 90.2 | 18.04 |
|  | c | 1.127 | 112.7 | 22.54 |
|  | d | 0.646 | 64.6 | 12.92 |
|  | e | 0.652 | 65.2 | 13.04 |
|  | f | 1.500 | 150.0 | 30 |
|  | g | 0.974 | 97.4 | 19.48 |
|  | h | 1.600 | 160.0 | 32 |
| D2A2 | a | 0.434 | 43.4 | 8.68 |
|  | b | 1.428 | 142.8 | 28.56 |
|  | c | 1.184 | 118.4 | 23.68 |
|  | d | 0.757 | 75.7 | 15.14 |
|  | e | 0.780 | 78.0 | 15.6 |
|  | f | 2.012 | 201.2 | 40.24 |
|  | g | 1.311 | 131.1 | 26.22 |
|  | h | 2.128 | 212.8 | 42.56 |

Πίνακας 4.9: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου για τους τέσσερις τύπους πυρήνα που χρησιμοποιούνται στους Μ/Σ 630 kVA, 20/0,4kV για διάφορες θέσεις όπως αυτές φαίνονται στο Σχήμα 4.8

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.8 σε αυτούς τους συγκεκριμένους Μ/Σ χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις (4) τύποι πυρήνων ανάλογα με το μέγεθός τους:

Μικρός πλάτους 110  	 D1A1: D1=110 /A1= 255.4

Μεγάλος πλάτους 100	 D1A2: D1=110/A2= 321.4

Μικρός πλάτους 127 	 D2A1: D2=127 /A1= 255.4

Μεγάλος πλάτους 127	 D2A2: D2=127/A2= 321.4

Η απώλεια Ρ1 προκύπτει από τους υπολογιμούς

Η απώλεια Ρ2 είναι η μέση απώλεια ενός δείγματος 10 πυρήνων από κάθε τύπο και προκύπτει από τη μέτρηση.

Στον Πίνακα 4.9 οι τιμές για το μαγνητικό πεδίο παρουσιάζονται για κάθε τύπο πυρήνα και για διάφορες θέσεις της συσκευής μέτρησης. Οι τιμές αυτές συγκρίνονται με το 1 Gauss (όριο 1 IRPA) και με τα 5 Gauss (όριο 2 IRPA) τα οποία είναι τα διεθνώς καθορισμένα όρια για 24ωρη και 8ωρη έκθεση, αντίστοιχα.

| x (cm) | B (Gauss) | IRPA Όριο 1 (%) | IRPA όριο 2 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.720 | 72% | 14,4% |
| 20 | 0.485 | 48.5% | 9,7% |
| 30 | 0.2 | 20% | 4% |
| 40 | 0.09 | 9% | 1,8% |
| 50 | 0.04 | 4% | 0,8% |
| 60 | 0.02 | 2% | 0,4% |
| 70 | 0.007 | 0.7% | 0,14% |
| 80 | 0.006 | 0.6% | 0,12% |
| 90 | 0.004 | 0.4% | 0,08% |
| 100 | 0 | 0% | 0% |

Πίνακας 4.10: Μέτρηση μαγνητικού πεδίου σε απόσταση x από πυρήνα τύπου D1A2 (μεγάλος).

Οι μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου έγιναν μόνο σε ένα τύπο πυρήνα D1A2, απομονωμένο από άλλους πυρήνες. Εν συνεχεία, έγινε μέτρηση στον ίδιο πυρήνα, αλλά αυτή τη φορά παρουσία άλλων σιδηροπυρήνων του ιδίου τύπου. Τα αποτελέσματα τις μέτρησης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.11.

| x (cm) | B (Gauss) | IRPA όριο 1 (%) | IRPA όριο 2 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,384 | 38,4 | 7,68 |
| 20 | 0,235 | 23,5 | 4,7 |
| 30 | 0,09 | 9 | 1,8 |
| 40 | 0,03 | 3 | 0,6 |
| 50 | 0 | 0 | 0 |

Πίνακας 4.11: Μέτρηση μαγνητικού πεδίου σε απόσταση x από πυρήνα τύπου D1A2 (μεγάλος) παρουσία άλλων πυρήνων ιδίου τύπου.

4.2.5 Σχόλια

Στο εσωτερικό του πυρήνα δημιουργείται μαγνητικό πεδίο, πράγμα σημαντικό για τη λειτουργία του Μ/Σ. Από αυτό το μαγνητικό πεδίο, μόνο η σκέδαση μετράται από το μαγνητόμετρο. Αυτό σημαίνει από την κύρια μαγνητική ροή, κάποιες μαγνητικές γραμμές διαφεύγουν στον αέρα, μέρος των οποίων διεγείρουν το μαγνητόμετρο. Από το πεδίο σκέδασης Β με ροή σκέδασης Φ εμφανίζεται τάση από επαγωγή u και κατά συνέπεια ηλεκτρικό πεδίο Ε, του οποίου οι ηλεκτρικές γραμμές κλείνουν στον αέρα:

(4.10)

Ν είναι οι σπείρες (του πηνίου) και Φ η μαγνητική ροή, η οποία ισούται με το επιφανειακό ολοκλήρωμα της μαγνητικής επαγωγής:

(4.11)

Σημείωση: Είναι φανερό ότι η διαδικασία υπολογισμού που θα ακολουθηθεί είναι όμοια με αυτή της παραγράφου 4.1.2.2. Για λόγους πληρότητας της μελέτης την επαναλαμβάνουμε.

Μία έκφραση του νόμου του Ohm είναι η ακόλουθη:

, όπου J (mA/m2) είναι η πυκνότητα του δημιουργούμενου ρεύματος Ι (mA) και σ  η ειδική αγωγιμότητα.

Αν ένας άνθρωπος βρεθεί μέσα στο εκπεμπόμενο μαγνητικό πεδίο, θα εμφανιστεί μία τάση και ένα ρεύμα θα διαρρεύσει το εσωτερικό του σώματός του. Η πυκνότητα του ρεύματος θα εξαρτηθεί από το δημιουργούμενο ηλεκτρικό πεδίο Ε και φυσικά από την ειδική αγωγιμότητα σ του ανθρωπίνου σώματος. Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (4.10) και (4.11) και εκλαμβάνοντας το ανθρώπινο σώμα ως το μισό ενός εκ περιστροφής ελλειψοειδούς (βλ. Σχήμα 4.9), με μεγάλο ημιάξονα h (ύψος ανθρώπου) και μικρό ημιάξονα b (το μισό της απόστασης μεταξύ των δύο ώμων), για γωνιακή συχνότητα ω, οι παραπάνω σχέσεις γράφονται (σε rms τιμές):

Για την πυκνότητα ρεύματος:

(4.12)

Για το ρεύμα:

(4.13)

Εικόνα 4.9: Ο άνθρωπος στο μαγνητικό πεδίο ως το μισό ενός εκ περιστροφής ελλειψοειδούς με μεγάλο ημιάξονα h (ύψος ανθρώπου) και μικρό ημιάξονα b (το μισό της απόστασης μεταξύ των δύο ώμων).

Η επίδραση του ρεύματος στον άνθρωπο φαίνεται στον Πίνακα 4.12:

| I (mA) | Επίδραση |
| --- | --- |
| 1 | Αντιληπτό όριο |
| 16 | Σύσπαση μυών |
| 50 | Σοβαρές επιδράσεις |
| 100-300 | Καρδιακές ανωμαλίες |

Πίνακας 4.12: Η επίδραση του ρεύματος στον άνθρωπο

Ο Πίνακας 4.13 δείχνει επίσης την επίδραση της πυκνότητας του ρεύματος J στον άνθρωπο:

| J (mA/m2) | Επίδραση |
| --- | --- |
| <1 | Απώλεια έντονων αντιδράσεων |
| 1-10 | Ασήμαντες βιολογικές επιδράσεις |
| 10-100 | Σοβαρές επιδράσεις |
| 100-1000 | Πιθανός κίνδυνος υγείας |
| >1000 | Καρδιακές ανωμαλίες |

Πίνακας 4.13: Η επίδαρση της πυκνότητας του ρεύματος στον άνθρωπο

Στους Πίνακες 4.14 και 4.15 παρουσιάζοναται τα όρια που καθορίζει η IRPA για εργαζόμενους και γενικό πληθυσμό αντίστοιχα:

| Εργαζόμενοι | Ε (kV/m) | B (μΤ) |
| --- | --- | --- |
| 8ωρη ασχολία | 10 | 500 |
| 2 ώρες δουλειά ημερησίως | 30 | 5000 |

Πίνακας 4.14: Αναφερόμενα όρια IRPA για εργαζόμενους

| Γενικός πληθυσμός | Ε(kV/m) | B (μΤ) |
| --- | --- | --- |
| 24ωρη ασχολία | 5 | 100 |
| Μερικές ώρες την ημέρα | 10 | 1000 |

Πίνακας 4.15: Αναφερόμενα όρια IRPA για γενικό πληθυσμό

Είναι φανερό ότι οι εργαζόμενοι (πχ σε εργοστάσια και υποσταθμούς) παίρνουν πρόσθετα μέτρα προφύλαξης και προσέχουν την επίδραση του πεδίου. Ο γενικός πληθυσμός είναι πιο ευάλωτος και εξαιτίας αυτού, τα όρια πιο αυστηρά. Για να γίνουν κατανοητά τα όρια ασφαλείας που αναφέρονται αντικαθιστούμε τα παρακάτω δεδομένα στις εξισώσεις (4.12) και (4.13):

Μαγνητική επαγωγή B=100μΤ=1G (Gauss)

Συχνότητα f=50Hz (ω=314s-1)

Ειδική αγωγιμότητα ανθρώπου σ=0.53 S/m

Ημιάξονας h=170cm (ύψος)

Ημιάξονας b=25cm (το μισό της απόστασης μεταξύ των δύο όμων)

Επομένως προκύπτει:

J≈1mA/m2 και I≈0.3mA

Αν Β=2.536 Gauss η οποία είναι και η μεγαλύτερη τιμή που έχει μετρηθεί (βλ. Πίνακας 2, πυρήνας D1A2, θέση h) οι τιμές θα αλλάξουν:

J≈2.5mA/m2 και I≈0.75mA

Από τους πίνακες 4.12 και 4.13 προκύπτει ότι δεν υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από τις υπολογισμένες τιμές ρεύματος και πυκνότητας ρεύματος.

Σημειώνεται ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν ποτέ να βρεθεί στις θέσεις a έως h όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.8. Το μαγνητικό πεδίο στο οποίο είναι πιθανότερο να βρεθεί ένας άνθρωπος είναι πιο κοντά στις τιμές του Πίνακα 4.11. Κι αυτές είναι αρκετά χαμηλότερες από 1 Gauss. Σαν αποτέλεσμα, η επιρροή του, σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς και τους πίνακες 4.12 και 4.13, βρίσκεται πολύ κοντά σε μηδενικά επίπεδα.

Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 4.8, η μαγνητική επαγωγή σε Gauss είναι η ίδια και στους τέσσερις (4) τύπους πυρήνα, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους. Η τιμή αυτή αναφέρεται στο πεδίο στο εσωτερικό του πυρήνα και ο Μ/Σ πρέπει να έχει αυτή την τιμή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η τάση που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται από το μέγεθος του πυρήνα (μικρός – μεγάλος), αλλά από το πλάτος D. Φυσικά, αυτή η τάση είναι κλάσμα της ονομαστικής τάσης των 400V. Αν μπορούσε να εφάρμοστεί η ονομαστική τάση στο πηνίο του ενός μόνο πυρήνα θα υπήρχε κίνδυνος καταστροφής του. Παρατηρείται επίσης ότι η μέση απώλεια είναι μικρότερη από την υπολογίσιμη (βλ. Πίνακα 4.8). Αυτό οφείλεται στην ειδική κατασκευή των πυρήνων κυματοειδούς πλέξης. Οι απώλειες που υπολογίστηκαν βασίζονται κυρίως στα αποτελέσματα των μετρήσεων, όπως αυτά απορρέουν από τη συσκευή Epstein, χωρίς να λαμβάνεται υπόψην η ειδική κατασκευή των πυρήνων, όπως γίνεται αργότερα. Το γεγονός ότι το μετρούμενο μαγνητικό πεδίο είναι σχετικά μικρό, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εκπομπή είναι εξίσου μικρή. Αξίζει να αναφερθεί ότι αν υπάρχει κι άλλος πυρήνας κοντά στον υπό μέτρηση πυρήνα, το μαγνητικό πεδίο είναι πολύ μικρότερο (Πίνακας 4.11). Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας τάση σε ένα πυρήνα D1A2, παρουσία άλλου σε απόσταση 20 cm, το μαγνητικό πεδίο μετράται 0.235 Gauss αντί για 0.485 Gauss που είχε μετρηθεί προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση είναι περίπου 50%.

Σε απόσταση 50cm παρατηρείται μηδενική τιμή πεδίου.

Μια πιθανή εξήγηση είναι η παρακάτω:

Το μαγνητόμετρο μετράει τη σκέδαση του πυρήνα. Ενώ στο εσωτερικό του πυρήνα το πεδίο είναι 16000 Gauss, οι περισσότερες μαγνητικές γραμμές εκλωβίζονται από τον πυρήνα και μόνο ελάχιστες διαφεύγουν στον αέρα. Η διαρροή στον αέρα είναι της τάξης του 2/16000, δηλαδή 0.0125% ή ακόμα λιγότερο.

Η μικρή σκέδαση είναι επίσης και ένας ποιοτικός δείκτης της μαγνητικής λαμαρίνας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του πυρήνα (όπως και οι απώλειες). Ελάχιστη σκέδαση σημαίνει ότι σχεδόν όλη η μαγνήτιση παραμένει στο εσωτερικό του πυρήνα και ότι οι μαγνητικές γραμμές δεν χάνονται στον αέρα. Αυτό σημαίνει υψηλότερη απόδοση για τον Μ/Σ.

Αν άλλος πυρήνας είναι τοποθετημένος κοντά στον μετρούμενο, θα προσελκύσει μαγνητικές γραμμές (φαινόμενο μαγνητικής θωράκισης) ακόμα και αν δεν είναι υπό τάση και εντέλει, θα παραμείνει πολύ μικρή σκέδαση στον αέρα, η οποία είναι μηδενική σε σχετικά μικρή απόσταση.

Φυσικά, η θωράκιση εξαρτάται από τον τύπο του δεύτερου πυρήνα, πόσο κοντά βρίσκεται, ποια είναι η θέση του οργάνου μέτρησης, καθώς και τον αριθμό των πυρήνων που έχουν τοποθετηθεί κοντά. Το τελευταίο είναι αρκετά σημαντικό για τα εργοστάσια κατασκευής Μ/Σ, καθώς κατά τη διαδικασία παραγωγής, γαι τη μέτρηση των πυρήνων, πολλοί από αυτούς μετρώνται μαζί, κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση του μαγνητικού πεδίου. Όσο περισσότεροι πυρήνες τοποθετούνται στην περιοχή μέρτησης, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η θωράκιση που προκύπτει.

4.2.6 Συμπεράσματα

Γενικά, είναι φανερό ότι όλες οι τιμές που προέκυψαν από τις μετρήσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τα όρια. Επιπλέον, επείδή η απόδοση του Μ/Σ σχετίζεται με τη σκέδαση, μία μέτρηση μαγνητικής επαγωγής θα ήταν χρήσιμη. Επομένως, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι μετρήσεις των μαγνητικών πεδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, σε συνδυασμό με τις μετρήσεις των απωλειών, παρέχοντας έτσι, ένα ποιοτικό δείκτη για κάθε πυρήνα. Παρόμοιες μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται στους πυρήνες κάθε τύπου.

4.3 Συμπληρωματική ανάλυση μετρήσεων

4.3.1 Δείκτης ποιότητας (Quality factor)

Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στους πυρήνες μετασχηματιστών διανομής και οι οποίες παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.2.4, προκύπτει ένας ποιοτικός συντελεστής (δείκτης) που αναφέρεται κυρίως στην σκέδαση και τις απώλειες σιδήρου.

Η σχέση που δίνει αυτόν τον δείκτη ποιότητας είναι:  (4.14)

όπου Ρ2 (W) είναι οι μετρούμενη απώλεια σιδήρου και Βmax (Gauss) η μέγιστη μετρούμενη μαγνητική επαγωγή.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη τιμή της μαγνητικής επαγωγής παρατηρείται, στο σύνολο των περιπτώσεων, στη θέση h, που συμπίπτει με το ακριανό σημείο του “παραθύρου” του πυρήνα. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο ονομάζεται και «φαινόμενο άκρων» δεν είναι τυχαίο. Οι μαγνητικές γραμμές που υπάρχουν στο εσωτερικό του πυρήνα είναι φυσιολογικό να «ανοίγουν» στις ακραίες θέσεις του σιδήρου. Στις θέσεις εκείνες, λοιπόν, παρατηρείται μεγαλύτερη σκέδαση και κατά συνέπεια μεγαλύτερη μαγνητική επαγωγή από άλλα σημεία του εσωτερικού του παραθύρου του σιδηροπυρήνα του Μ/Σ. Αντιστοιχία παρατηρείται και στους πυκνωτές, όπου στα άκρα των οπλισμών, οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που σχηματίζεται στο εσωτερικό του διηλεκτρικού μέσου χάνουν την οοιογένειά τους.

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση τις τιμές που προέκυψαν κατά τη διαδικασία των μετρήσεων, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις του πυρήνα, προκύπτει ο πίνακας που ακολουθεί:

| Είδος πυρήνα | P2 (Watt) | Βmax,(h) (Gauss) | Qf |
| --- | --- | --- | --- |
| D1A1 | 64.59 | 1.664 | 9.304 |
| D1A2 | 67.74 | 2.536 | 5.821 |
| D2A1 | 73.86 | 1.600 | 8.462 |
| D2A2 | 80.13 | 2.128 | 5.865 |

Πίνακας 4.16: Δείκτης ποιότητας πυρήνων, ανάλογα με τον τύπο (διαστάσεις) του πυρήνα

Από τις τιμές αυτές προκύπτει και η κυματοειδής καμπύλη του διαγράμματος 4.1 του δείκτη ποιότητας σε συνάρτηση με τις μετρούμενες απώλειες πυρήνα.

Διάγραμμα 4.1: Δείκτης ποιότητας πυρήνα συναρτήσει των απωλειών

4.3.2 Τάση δοκιμής

Κατά την πραγματοποίηση των μετρήσεων στους πυρήνες των Μ/Σ διανομής εφαρμόστηκε μία τάση (τάση δοκιμής) διαφορετική από την ονομαστική (βλ. Πίνακα 4.8).  Όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 4.2.3, η εφαρμοζόμενη τάση είναι τέτοια ώστε, να δημιουργεί στον υπό μέτρηση πυρήνα μαγνητικό πεδίο, ίδιο με εκείνο που θα αποκτήσει ο Μ/Σ στην πορεία λειτουργίας του. Για ένα και μόνο πυρήνα, αυτή η τάση είναι κλάσμα της ονομαστικής και εξαρτάται από το πλάτος D του πυρήνα.

Στην περίπτωση που ο Μ/Σ έχει διπλό πυρήνα, η τάση δοκιμής

, για τους πυρήνες πλάτους D1

είναι:                                                                                      (4.15)

, για τους πυρήνες πλάτους D2

Ο παράγοντας u είναι ένα μέγεθος που ονομάζεται τάση ανά σπείρα, είναι χαρακτηριστικό μέγεθος του Μ/Σ, σταθερό για συγκεκριμένο αριθμό σπειρών του πηνίου του Μ/Σ και αποτελεί κατασκευαστικό του στοιχείο. Προκύπτει μάλιστα, από τη διαίρεση της φασικής τάσης που εφαρμόζεται στο πηνίο του Μ/Σ με τον αριθμό των σπειρών του πηνίου αυτού.

Στην περίπτωση που ο υπό μέτρηση Μ/Σ έχει μονό πυρήνα, η τάση δοκιμής γίνεται ανεξάρτητη του πλάτους D και ίση με:

Utest=10∙u   (4.16)

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα στοιχεία μιας σειράς Μ/Σ διανομής και οι αντίστοιχες τάσεις δοκιμών, όπως αυτές υπολογίζονται από τις σχέσεις (1) και (2).

| S (kVA) | u (V/σπείρα) | D (mm) | Utest (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3,85 | 152 | 38,5 |
| 100 | 5,78 | 190 | 57,8 |
| 150 | 7,22 | 190 | 72,2 |
| 250 | 9,63 | 190 | 96,3 |
| 400 | 11,55 | 190 | 115,5 |
| 630 | 14,44 | 110/127 | 33,511 | 38,689 |
| 800 | 16,5 | 127/127 | 41,25 | 41,25 |
| 1000 | 19,25 | 127/127 | 48,125 | 48,125 |
| 1250 | 21 | 127/152 | 47,796 | 57,204 |
| 1600 | 23,1 | 152/152 | 57,75 | 57,75 |
| 2000 | 25,67 | 152/190 | 57,044 | 71,306 |
| 2500 | 28,88 | 190/190 | 72,2 | 72,2 |

Πίνακας 4.17: Τάση δοκιμής ανάλογα με τον τύπο του Μ/Σ και το πλάτος του πυρήνα του.

Όπως γίνεται φανερό από την ανάγνωση του Πίνακα 4.17, η τάση u είναι μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερης ισχύος είναι ο Μ/Σ. Οι Μ/Σ ισχύος 50 kVA έως 400 kVA αποτελούνται από μονό πυρήνα και επομένως, προκύπτει μία τάση δοκιμής για καθένα από αυτούς. Αντίθετα, οι Μ/Σ από 630 kVA έως 2500 kVA αποτελούνται από διπλούς πυρήνες πλατών D1/D2, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο τάσεις δοκιμής, μία για κάθε πυρήνα, οι οποίες και καταγράφονται στην αντίστοιχη “υποστήλη” της τελευταίας στήλης του πίνακα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διπλού αλλά όμοιου πυρήνα (ίδιου πλάτους), όπου η τάση δοκιμής, όπως είναι φυσικό να συμβαίνει, είναι κοινή.

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται διαγράμματα που παρουσιάζουν την τάση δοκιμής συναρτήσει της τάσης u, για κάθε τύπο Μ/Σ. Στο δεύτερο διάγραμμα είναι εύκολη η παρατήρηση ότι και στις δύο καμπύλες των περιπτώσεων διπλού πυρήνα υπάρχουν κάποιες περιοχές, όπου η τάση δοκιμής παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, παρόλο που η τάση u αυξάνει περί τα 2 V – 2,5 V (σημαντική αύξηση).

Οι περιοχές αυτές είναι, για μεν τους πυρήνες πλάτους D1, οι μετρήσεις όπου μεταβάλλεται μόνο το πλάτος D2, για τους δε πυρήνες πλάτους D2, οι μετρήσεις όπου μεταβάλλεται μόνο το πλάτος D1. Αυτό σημαίνει ότι στον υπολογισμό της τάσης δοκιμής για τους πυρήνες πλάτους D1, η μεταβολή του πλάτους του άλλου πυρήνα (πλάτους D2), επιφέρει ασήμαντες μεταβολές στο αποτέλεσμα. Ομοίως και για την περίπτωση υπολογισμού της τάσης δοκιμής για τους πυρήνες πλάτους D2.

Παρόμοια παρατήρηση δεν προκύπτει για την περίπτωση Μ/Σ μονού πυρήνα, καθώς, όπως φαίνεται και στο πρώτο διάγραμμα, υπάρχει μία σχεδόν γραμμική σχέση μεταξύ τάσης δοκιμής και τάσης ανά σπείρα του Μ/Σ. Εξάλλου, εύκολα προκύπτει ότι στην περίπτωση που οι άνω των 630 kVA μετασχηματιστές αποτελούνταν από μονούς πυρήνες, θα ίσχυε η ίδια γραμμικότητα. Η μορφή της καμπύλης τότε, θα ήταν αυτή που παρουσιάζεται με τη διακεκομμένη γραμμή στο δεύτερο διάγραμμα.

Διάγραμμα 4.2: Τάση δοκιμής συναρτήσει της τάσης u (τάση ανά σπείρα)

του πυρήνα για Μ/Σ 50 kVA-400 kVA

Διάγραμμα 4.3: Τάση δοκιμής συναρτήσει της τάσης u (τάση ανά σπείρα)

του πυρήνα για μετασχηματιστές διπλού πυρήνα

4.3.3 Απώλειες πυρήνα

Οι απώλειες πυρήνα που μετρήθηκαν και καταγράφονται στον Πίνακα 4.8, αναφέρονται σε Μ/Σ με πυρήνες στο εσωτερικό των οποίων δημιουργείται μαγνητικό πεδίο επαγωγής 16 kG. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι απώλειες σιδήρου δεν είναι σταθερές, αλλά μεταβάλλονται με τη μαγνητική επαγωγή που δημιουργείται στο εσωτερικό του εκάστοτε πυρήνα και φυσικά, με τη μάζα του. Ο Πίνακας 4.18 που ακολουθεί δίνει τον συντελεστή απωλειών για κάθε τιμή πεδίου στο εσωτερικό του αντίστοιχου πυρήνα. Ο συντελεστής απωλειών είναι ένας σταθερός αριθμός και δίνει τις απώλειες σιδήρου ανά κιλό σιδήρου.

| (*) | B (kGauss) | vFe (W/kgr) |
| --- | --- | --- |
| Α | 15,5 | 1,15 |
| Β | 16 | 1,25 |
| Γ | 16,5 | 1,37 |
| Δ | 17 | 1,51 |
| Ε | 17,5 | 1,68 |

Πίνακας 4.18: Β: Μαγνητική επαγωγή πεδίου στο εσωτερικό του πυρήνα,

vFe: Αντίστοιχος συντελεστής απωλειών του πυρήνα

| (*) | Α | Β | Γ | Δ | Ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (kGauss) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| vFe (W/kgr) | 1,15 | 1,25 | 1,37 | 1,51 | 1,68 |
| mFe (kgr) | Ραπ (W) |
| 100 | 115 | 125 | 137 | 151 | 168 |
| 200 | 230 | 250 | 274 | 302 | 336 |
| 300 | 345 | 375 | 411 | 453 | 504 |
| 400 | 460 | 500 | 548 | 604 | 672 |
| 500 | 575 | 625 | 685 | 755 | 840 |
| 600 | 690 | 750 | 822 | 906 | 1008 |
| 700 | 805 | 875 | 959 | 1057 | 1176 |
| 800 | 920 | 1000 | 1096 | 1208 | 1344 |
| 900 | 1035 | 1125 | 1233 | 1359 | 1512 |
| 1000 | 1150 | 1250 | 1370 | 1510 | 1680 |
| 1100 | 1265 | 1375 | 1507 | 1661 | 1848 |
| 1200 | 1380 | 1500 | 1644 | 1812 | 2016 |
| 1300 | 1495 | 1625 | 1781 | 1963 | 2184 |
| 1400 | 1610 | 1750 | 1918 | 2114 | 2352 |
| 1500 | 1725 | 1875 | 2055 | 2265 | 2520 |

Πίνακας 4.19: Απώλειες σιδήρου σε πυρήνες διαφόρων μεγεθών, ανάλογα με το πεδίο που αναπτύσεται στο εσωτερικό τους.

Παραπάνω, στον Πίνακα 4.19, καταγράφονται οι υπολογισμοί των απωλειών σιδήρου για τον πυρήνα κάθε τύπου, ανάλογα με τη μάζα του. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε μία σειρά πυρήνων μάζας 100 kgr – 1500 kgr με βήμα 100 kgr.

(*)Σημείωση: Τα κεφαλαία γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε στους πίνακες 4.18 και 4.19 αποτελούν δείκτες που χρησιμοποιούνται από τον συγγραφέα για τον ευκολότερο διαχωρισμό των διαφόρων “τύπων” πυρήνα, ανάλογα με το πεδίο που σχηματίζεται στο εσωτερικό του (15.5kG, 16kG, 16.5kG, 17kG και 17.5kG αντίστοιχα).

Ακολουθούν στις επόμενες σελίδες διαγράμματα που σχετίζονται με τους υπολογισμούς των απωλειών σιδήρου που αναφέρονται στους πυρήνες κάθε τύπου και μεγέθους. Στο διάγραμμα 4.4 παρουσιάζεται η σχεδόν γραμμική γραφική απεικόνιση του συντελεστή απωλειών σιδήρου, για κάθε τύπο πυρήνα, συναρτήσει της μαγνητικής επαγωγής του πεδίου που δημιουργείται στο εσωτερικό του. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι συντελεστές απωλειών που αναγράφονται, αναφέρονται στους έτοιμους πυρήνες, δηλαδή σε πυρήνες που έχουν κατασκευαστεί από μαγνητική λαμαρίνα, η οποία έχει υποστεί την ειδική βιομηχανική κατεργασία για την μείωση των απωλειών. Είναι σαφές ότι οι συντελεστές αυτοί εκφράζουν τη μικρότερη δυνατή απώλεια ανά κιλό σιδήρου, σύμφωνα με τις πριδιαγραφές της εκάστοτε βιομηχανίας παρασκευής.

Στο διάγραμμα 4.5 παρουσιάζεται γραφικά η γραμμική εξάρτηση των απωλειών πυρήνα με τη μάζα του σιδήρου από την οποία αυτός κατασκευάζεται, για κάθε τύπο πυρήνα ξεχωριστά. Είναι κατανοητό ότι η κλίση της κάθε ευθείας δίνει το συντελεστή απωλειών του συγκεκριμένου τύπου πυρήνα.

Διάγραμμα 4.4: Συντελεστής απωλειών σιδήρου,

συναρτήσει του πεδίου στο εσωτερικό του πυρήνα

Διάγραμμα 4.5: Απώλειες σιδήρου συναρτήσει της μάζας του πυρήνα,

για κάθε τιμή πεδίου στο εσωτερικό του

4.3.4 Απώλειες πυρήνα και δείκτης ποιότητας

Συνεχίζοντας την ανάλυση των παραπάνω υπολογισμών, σε συνδυασμό με τις μετρήσεις που καταγράφονται στον Πίνακα 4.8, υπολογίζουμε τον ποιοτικό δείκτη Qf για κάθε πιθανή περίπτωση πυρήνα (D1A1, D1A2 κλπ) και για μαγνητικό πεδίο επαγωγής της τάξης των 16kG (Β(*)). Τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται στον πίνακα 4.20.

| Τύπος πυρήνα | D1A1 | D1A2 | D2A1 | D2A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m (kg) | P (Watt) | Qf |
| 100 | 125 | 4,808 | 3,155 | 5,000 | 3,759 |
| 200 | 250 | 2,404 | 1,577 | 2,500 | 1,880 |
| 300 | 375 | 1,603 | 1,052 | 1,667 | 1,253 |
| 400 | 500 | 1,202 | 0,789 | 1,250 | 0,940 |
| 500 | 625 | 0,962 | 0,631 | 1,000 | 0,752 |
| 600 | 750 | 0,801 | 0,526 | 0,833 | 0,627 |
| 700 | 875 | 0,687 | 0,451 | 0,714 | 0,537 |
| 800 | 1000 | 0,601 | 0,394 | 0,625 | 0,470 |
| 900 | 1125 | 0,534 | 0,351 | 0,556 | 0,418 |
| 1000 | 1250 | 0,481 | 0,315 | 0,500 | 0,376 |
| 1100 | 1375 | 0,437 | 0,287 | 0,455 | 0,342 |
| 1200 | 1500 | 0,401 | 0,263 | 0,417 | 0,313 |
| 1300 | 1625 | 0,370 | 0,243 | 0,385 | 0,289 |
| 1400 | 1750 | 0,343 | 0,225 | 0,357 | 0,269 |
| 1500 | 1875 | 0,321 | 0,210 | 0,333 | 0,251 |

Πίνακας 4.20: Δείκτες ποιότητας ανάλογα με τις διαστάσεις και τη μάζα, για πυρήνες που αναπτύσουν στο εσωτερικό τους πεδίο 16kG.

Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν αντικαθιστώντας στη σχέση (4.14) τις αντίστοιχες με τη μάζα απώλειες σιδήρου σε Watt, όπως αυτές αναγράφονται στην τρίτη στήλη του πίνακα 4.19, καθώς και τη μέγιστη σκέδαση που μετράει το μαγνητόμετρο σε Gauss, όπως αυτή αναγράφεται, για τον κάθε τύπο πυρήνα ξεχωριστά, στην τρίτη στήλη του πίνακα 4.16.

Ακολούθως, παρουσιάζεται σε διάγραμμα η μεταβολή του συντελεστή Qf συναρτήσει των απωλειών για κάθε τύπο πυρήνα ξεχωριστά. Παρατηρείται μία εκθετική μείωση του δείκτη ποιότητας του πυρήνα αυξενομένης της μάζας του (άρα και των απωλειών). Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.20, αλλά και από το διάγραμμα, οι δείκτες ποιότητας είναι μεγαλύτεροι στις περιπτώσεις μικρού πυρήνα (Α1) και μάλιστα, για συγκεκριμένη μάζα σιδήρου σχεδόν ταυτίζονται.

Διάγραμμα 4.6: Δείκτης ποιότητας Qf συναρτήσει των απωλειών πυρήνα, για μαγνήτιση στα 16kG

Σημαντικό για την συνέχεια της ανάλυσης, θα ήταν η παρουσίαση των υπολογισμών για το δείκτη ποιότητας και για όλες τις περιπτώσεις πυρήνων που δημιουργούν στο εσωτερικό τους πεδίο διαφορετικό των 16kG (περιπτώσεις Α, Γ, Δ, Ε (*) ). Επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για αυτές τις τιμές πεδίου, θεωρούμε μία προσεγγιστική θεώρηση των τιμών της σκέδασης, με τιμές που λίγο απέχουν από τις πραγματικές.

Οι προσεγγιστικές αυτές τιμές καταγράφονται παρακάτω σε ξεχωριστούς, για κάθε περίπτωση, πίνακες. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση των 15,5kG (<16kG) η σκέδαση, άρα και η τιμή της παραμέτρου Bmax στη σχέση (4.14), θα είναι μεγαλύτερη, λόγω μικρότερης μαγνήτισης. Αντίστοιχα, στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου η μαγνήτιση είναι μεγαλύτερη από 16kG, η σκέδαση προσεγγίζεται σε συνεχώς μικρότερες τιμές.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται γραφικά, σε αντιστοιχία με το διάγραμμα 4.6, οι μεταβολές στους συντελεστές Qf συναρτήσει των απωλειών για κάθε τύπο πυρήνα και κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Παρατηρείται η ίδια εκθετική μείωση του δείκτη ποιότητας του πυρήνα αυξενομένης της μάζας του. Οι δείκτες ποιότητας είναι μεγαλύτεροι στις περιπτώσεις μικρού πυρήνα (Α1) και μάλιστα, για συγκεκριμένη μάζα σιδήρου σχεδόν ταυτίζονται.

| Τύπος πυρήνα | D1A1 | D1A2 | D2A1 | D2A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσέγγιση Bmax,(h) (G) | 1,7 | 2,6 | 1,64 | 2,2 |
| m (kg) | P (Watt) | Qf |
| 100 | 115 | 5,115 | 3,344 | 5,302 | 3,953 |
| 200 | 230 | 2,558 | 1,672 | 2,651 | 1,976 |
| 300 | 345 | 1,705 | 1,115 | 1,767 | 1,318 |
| 400 | 460 | 1,279 | 0,836 | 1,326 | 0,988 |
| 500 | 575 | 1,023 | 0,669 | 1,060 | 0,791 |
| 600 | 690 | 0,853 | 0,557 | 0,884 | 0,659 |
| 700 | 805 | 0,731 | 0,478 | 0,757 | 0,565 |
| 800 | 920 | 0,639 | 0,418 | 0,663 | 0,494 |
| 900 | 1035 | 0,568 | 0,372 | 0,589 | 0,439 |
| 1000 | 1150 | 0,512 | 0,334 | 0,530 | 0,395 |
| 1100 | 1265 | 0,465 | 0,304 | 0,482 | 0,359 |
| 1200 | 1380 | 0,426 | 0,279 | 0,442 | 0,329 |
| 1300 | 1495 | 0,393 | 0,257 | 0,408 | 0,304 |
| 1400 | 1610 | 0,365 | 0,239 | 0,379 | 0,282 |
| 1500 | 1725 | 0,341 | 0,223 | 0,353 | 0,264 |

Πίνακας 4.21: Προσεγγιστικοί δείκτες ποιότητας ανάλογα με τις διαστάσεις και τη μάζα, για πυρήνες που αναπτύσουν στο εσωτερικό τους πεδίο 15,5kG.

| Τύπος πυρήνα | D1A1 | D1A2 | D2A1 | D2A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσέγγιση Bmax,(h) (G) | 1,6 | 2,49 | 1,55 | 2,05 |
| m (kg) | P (Watt) | Qf |
| 100 | 137 | 4,562 | 2,931 | 4,709 | 3,561 |
| 200 | 274 | 2,281 | 1,466 | 2,355 | 1,780 |
| 300 | 411 | 1,521 | 0,977 | 1,570 | 1,187 |
| 400 | 548 | 1,141 | 0,733 | 1,177 | 0,890 |
| 500 | 685 | 0,912 | 0,586 | 0,942 | 0,712 |
| 600 | 822 | 0,760 | 0,489 | 0,785 | 0,593 |
| 700 | 959 | 0,652 | 0,419 | 0,673 | 0,509 |
| 800 | 1096 | 0,570 | 0,366 | 0,589 | 0,445 |
| 900 | 1233 | 0,507 | 0,326 | 0,523 | 0,396 |
| 1000 | 1370 | 0,456 | 0,293 | 0,471 | 0,356 |
| 1100 | 1507 | 0,415 | 0,266 | 0,428 | 0,324 |
| 1200 | 1644 | 0,380 | 0,244 | 0,392 | 0,297 |
| 1300 | 1781 | 0,351 | 0,225 | 0,362 | 0,274 |
| 1400 | 1918 | 0,326 | 0,209 | 0,336 | 0,254 |
| 1500 | 2055 | 0,304 | 0,195 | 0,314 | 0,237 |

Πίνακας 4.22: Προσεγγιστικοί δείκτες ποιότητας ανάλογα με τις διαστάσεις και τη μάζα, για πυρήνες που αναπτύσουν στο εσωτερικό τους πεδίο 16,5kG.

| Τύπος πυρήνα | D1A1 | D1A2 | D2A1 | D2A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσέγγιση Bmax,(h) (G) | 1,53 | 2,43 | 1,5 | 1,97 |
| m (kg) | P (Watt) | Qf |
| 100 | 151 | 4,328 | 2,725 | 4,415 | 3,362 |
| 200 | 302 | 2,164 | 1,363 | 2,208 | 1,681 |
| 300 | 453 | 1,443 | 0,908 | 1,472 | 1,121 |
| 400 | 604 | 1,082 | 0,681 | 1,104 | 0,840 |
| 500 | 755 | 0,866 | 0,545 | 0,883 | 0,672 |
| 600 | 906 | 0,721 | 0,454 | 0,736 | 0,560 |
| 700 | 1057 | 0,618 | 0,389 | 0,631 | 0,480 |
| 800 | 1208 | 0,541 | 0,341 | 0,552 | 0,420 |
| 900 | 1359 | 0,481 | 0,303 | 0,491 | 0,374 |
| 1000 | 1510 | 0,433 | 0,273 | 0,442 | 0,336 |
| 1100 | 1661 | 0,393 | 0,248 | 0,401 | 0,306 |
| 1200 | 1812 | 0,361 | 0,227 | 0,368 | 0,280 |
| 1300 | 1963 | 0,333 | 0,210 | 0,340 | 0,259 |
| 1400 | 2114 | 0,309 | 0,195 | 0,315 | 0,240 |
| 1500 | 2265 | 0,289 | 0,182 | 0,294 | 0,224 |

Πίνακας 4.23: Προσεγγιστικοί δείκτες ποιότητας ανάλογα με τις διαστάσεις και τη μάζα, για πυρήνες που αναπτύσουν στο εσωτερικό τους πεδίο 17kG.

| Τύπος πυρήνα | D1A1 | D1A2 | D2A1 | D2A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσέγγιση Bmax,(h) (G) | 1,45 | 2,37 | 1,4 | 1,93 |
| m (kg) | P (Watt) | Qf |
| 100 | 168 | 4,105 | 2,512 | 4,252 | 3,084 |
| 200 | 336 | 2,053 | 1,256 | 2,126 | 1,542 |
| 300 | 504 | 1,368 | 0,837 | 1,417 | 1,028 |
| 400 | 672 | 1,026 | 0,628 | 1,063 | 0,771 |
| 500 | 840 | 0,821 | 0,502 | 0,850 | 0,617 |
| 600 | 1008 | 0,684 | 0,419 | 0,709 | 0,514 |
| 700 | 1176 | 0,586 | 0,359 | 0,607 | 0,441 |
| 800 | 1344 | 0,513 | 0,314 | 0,531 | 0,386 |
| 900 | 1512 | 0,456 | 0,279 | 0,472 | 0,343 |
| 1000 | 1680 | 0,411 | 0,251 | 0,425 | 0,308 |
| 1100 | 1848 | 0,373 | 0,228 | 0,387 | 0,280 |
| 1200 | 2016 | 0,342 | 0,209 | 0,354 | 0,257 |
| 1300 | 2184 | 0,316 | 0,193 | 0,327 | 0,237 |
| 1400 | 2352 | 0,293 | 0,179 | 0,304 | 0,220 |
| 1500 | 2520 | 0,274 | 0,167 | 0,283 | 0,206 |

Πίνακας 4.24: Προσεγγιστικοί δείκτες ποιότητας ανάλογα με τις διαστάσεις και τη μάζα, για πυρήνες που αναπτύσουν στο εσωτερικό τους πεδίο 17,5kG.

Διάγραμμα 4.7: Προσέγγιση δείκτη ποιότητας Qf συναρτήσει των απωλειών πυρήνα

για μαγνήτιση στα 15,5kG

Διάγραμμα 4.8: Προσέγγιση δείκτη ποιότητας Qf συναρτήσει των απωλειών πυρήνα,

για μαγνήτιση στα 16,5kG

Διάγραμμα 4.9: Προσέγγιση δείκτη ποιότητας Qf συναρτήσει των απωλειών πυρήνα,

για μαγνήτιση στα 17kG

Διάγραμμα 4.10: Προσέγγιση δείκτη ποιότητας Qf συναρτήσει των απωλειών πυρήνα,

για μαγνήτιση στα 17,5kG

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π1. Απόσπασμα ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000:

«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιων εγκατεστημένων στην ξηρά»

Π2. Απόσπασμα ΦΕΚ 512/Β/25-4-2002:

«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Edward M. Purcell: «Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός: Μαθήματα Φυσικής πανεπιστημίου Berkeley», μετάφραση Α. Φίλιππας, Εκδόσεις Συμμετρία, 1999.

- Ι.Λ. Βομβορίδης: «Σημειώσεις Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Ι & ΙΙ», Εκδόσεις Ε.Μ.Π

- Π.Δ.Μπούρκας: «Εφαρμογές εγκαταστάεων σε νοσοκομεία», Εκδόσεις Ε.Μ.Π. , Αθήνα 1999.

- Π.Δ.Μπούρκας: «Εφαρμογές κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων», Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

- Ι.Α. Τεγόπουλος: «Ηλεκτρικές Μηχανές, Μέρος Β, Μόνιμη κατάσταση», Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1991.

- Κ.Βουρνάς – Γ.Κονταξής: «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας»,  Αθήνα 2001.

- Κ.Θ.Λιολιούσης, «Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας», Εκδόσεις Δίαυλος, Aθήνα 1997.

8.   A. A. P. Paraskevopoulos, A. D. Polykrati, P.D. Bourkas: “Magnetic Induction Measurements in Substation in the low frequency area”, proc. 4th IASTED Int. Conference on Power & Energy Systems, Rodos, Greece 2004.

9.   A. A. P. Paraskevopoulos, P.D. Bourkas, D. Paparigas: “Magnetic Induction Measurements in Distribution Transformers Cores”, proc. 5th IASTED Int. Conference on Power & Energy Systems, Benalmadena, Spain 2005.

10. Τσώνος Ηλίας: «Υπολογισμός και μελέτη μαγνητικού πεδίου σε πυλώνες υψηλής και υπερηψηλής τάσης» (Διπλωματική εργασία), Ιούλιος 2000.

11.  ICNIRP Guidelines: “Guidelines for limiting exposure to time–varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

12. ICNIRP Guidelines: “Guidelines on limits of exposure to static magnetic fields”, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

13. Gerhard Wruss: “Technical report Environmentally – friendly   distribution transformers”, VA TECH ELIN Transformatoren GmbH & Co.

14.  Gerhard Wruss: “Technical report on Environmentally-friendly, low-radiation distribution transformers”, VA TECH ELIN Transformatoren GmbH & Co.

15. Schneider Electric, Χρήση και Συντήρηση Μετασχηματιστών διανομής λαδιού ΕΛΒΗΜ (Τεχνικό Εγχειρίδιο, ΕΛΒΗΜ 1990).

16.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839: «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά», ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000.

17.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 3060 (ΦΟΡ) 238: «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων», ΦΕΚ 512/Β/25-4-2002.

# Text boxes

i(A)

109

G

i(U)

U(V)

U(V)

C

Q(U)

Q(Ss)

Θ(A)

Λ

L=Λw2

Φ(Θ)

Φ(Vs)

D2

D1 d1d1D1