|  | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου |
| --- | --- |

Προοπτικές της αγοράς ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διπλωματική Εργασία

του

Χρήστου  Β.  Κολοκάθη

Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Κάπρος

Καθηγητής Ε .Μ .Π .

Αθήνα, Φεβρουάριος 2006

|  | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου |
| --- | --- |

Προοπτικές της αγοράς ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διπλωματική Εργασία

του

Χρήστου Β. Κολοκάθη

Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Κάπρος

Καθηγητής Ε .Μ .Π .

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή τη 15η Φεβρουαρίου 2006

(Υπογραφή)                             (Υπογραφή)                           (Υπογραφή)

.............                                 .............                                 .............

Παντελής Κάπρος               Βουρνάς Κωνσταντίνος           Καβατζά Σταυρούλα

Καθηγητής Ε.Μ.Π.                  Καθηγητής Ε.Μ.Π.                      Λέκτορας Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2006

...................................

Χρήστος Β. Κολοκάθης

∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Χρήστος Β. Κολοκάθης, 2003

Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική διαπραγματεύεται την εξέλιξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο της επικείμενης ανάπτυξης ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού.

Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφεται εν συντομία ο σκοπός της μελέτης και η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο 2ο κεφάλαιο, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε χώρα της περιοχής, το σύστημα μεταφοράς και οι προοπτικές ανάπτυξης του εμπορίου ηλεκτρισμού στην περιοχή, καθώς και ο τρόπος που θα αναπτυχθεί η ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφεται γενικά το ηλεκτρικό υπομοντέλο PRIMES με απλή συνοπτική μαθηματική περιγραφή.

Το 4ο κεφάλαιο περιγράφει το σενάριο αναφοράς. Περιγράφονται οι υποθέσεις για την εξέλιξη της ζήτησης και προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την κάθε χώρα και εν συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού υπομοντέλου PRIMES για το σενάριο αναφοράς τόσο συνολικά για την περιοχή, όσο και για την εκάστοτε χώρα.

Τα κεφάλαια 5, 6, 7 και 8 εξετάζουν την προοπτική εξέλιξης της ηλεκτροπαραγωγής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπό εναλλακτικές υποθέσεις και συγκρίνονται τα αποτελέσματα με το σενάριο αναφοράς. Στο 5ο κεφάλαιο εξετάζεται η προοπτική προσφοράς μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου στην περιοχή σε χαμηλότερες τιμές από το σενάριο αναφοράς. Το 6ο κεφάλαιο περιλαμβάνει δύο σενάρια σχετικά με την πιθανή εξέλιξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο πρώτο σενάριο γίνεται η υπόθεση ότι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται με υψηλότερους από το σενάριο αναφοράς ρυθμούς. Στο δεύτερο σενάριο οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται με υψηλότερους από το σενάριο αναφοράς ρυθμούς, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου αυξάνονται με χαμηλότερο ρυθμό.

Τα κεφάλαια 7 και 8 προσομοιώνουν την εφαρμογή πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος. Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται η υπόθεση ότι οι εκπομπές CO2 φορολογούνται (τρία σενάρια φορολόγησης) και αναλύονται οι επιπτώσεις στην εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Αντίστοιχα στο 8ο κεφάλαιο, γίνεται η υπόθεση ότι η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιδοτείται περισσότερο από το σενάριο αναφοράς (τρία σενάρια επιδότησης).

Λέξεις – Κλειδιά: ηλεκτρική και ενεργειακή οικονομία, αγορά ηλεκτρισμού, Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανανεώσιμες πηγές, φυσικό αέριο, εκπομπές CO2, κόστος λειτουργίας

# ABSTRACT

The present thesis addresses the issue of the development of the power supply sector in South-East Europe, within the framework of the forthcoming development of a common Regional Electricity Market.

The first chapter discusses briefly the aim of this dissertation and describes the South-East Europe region.

Chapter 2 analyses the factors that affect demand and supply of electricity per country in the region, the transmission system and the development prospects of an integrated regional market.

The third chapter describes the Primes electric sub-model using simple concise mathematical analysis.

Chapter 4 describes the baseline scenario developed with the PRIMES electric sub-model. For the construction of this scenario, a set of basic and prospective assumptions for the evolution of the demand and supply of electricity per country has been set. The chapter reports on the main characteristics of the Baseline Scenario providing key baseline results for the region as a whole and for each country separately.

Chapters 5, 6, 7, and 8 consider the development of the power supply sector in South-East Europe under varying assumptions. The results of these alternative scenarios are then compared to the baseline scenario. Chapter 5 considers additional penetration of natural gas in the region under lower prices than in the baseline scenario. Chapter 6 describes two alternative scenarios on the evolution of oil/gas prices: the first scenario assumes high increase rates in oil and gas prices, while the second scenario assumes high increase rates for oil prices combined with moderate increase rates for gas prices.

Chapters 7 and 8 consider the implementation of climate policy in the region. Chapter 7 considers the imposition of a CO2 tax (three different tax levels are considered equal to 10, 30 and 70 €/ton), whereas in chapter 8 the production from renewables receives larger subsidies than in the baseline (three different subsidy levels are considered).

Key Words: electricity and energy economics, electricity market, South-East Europe, renewables, natural gas, CO2 emissions, operating cost

Ευχαριστίες

Με την παράδοση της παρούσης διπλωματικής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παντελή Κάπρο για το χρόνο που αφιέρωσε, τις συμβουλές του και τις υποδείξεις του για τη σύνταξη και ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και για τις πολύτιμες γνώσεις που αποκόμισα κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στο Εργαστήριο Υποδειγμάτων Οικονομίας – Ενέργειας – Περιβάλλοντος του ΕΜΠ.

Πίνακας Περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1

1.1.	Στόχος της μελέτης	1

1.2.	Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης	1

1.3.	Το μοντέλο PRIMES	2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:	ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ	3

2.1.	Εισαγωγή	3

2.2.	Ανάλυση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης	4

2.2.1.	ΑΛΒΑΝΙΑ (ALBANIA)	4

2.2.2.	ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (BOSNIA-HERZEGOVINA)	7

2.2.3.	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BULGARIA)	10

2.2.4.	ΕΛΛΑΔΑ (GREECE)	13

2.2.5.	ΚΡΟΑΤΙΑ (CROATIA)	17

2.2.6.	ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)	19

2.2.7.	ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ROMANIA)	22

2.2.8.	ΣΕΡΒΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (SERBIA & MONTENEGRO)	25

2.2.9.	ΤΟΥΡΚΙΑ (TURKEY)	28

2.3.	Οφέλη από την ανάπτυξη του εμπορίου ηλεκτρισμού	31

2.3.1.	Εισαγωγή	31

2.3.2.	Το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη	32

2.3.3.	Προοπτικές του εμπορίου ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη	36

2.4.	Ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού	37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:	ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ PRIMES	41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:	ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	45

4.1.	Εισαγωγή	45

4.2.	Υποθέσεις του σεναρίου αναφοράς	45

4.2.1.	Αλβανία	45

4.2.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	46

4.2.3.	Βουλγαρία	47

4.2.4.	Ελλάδα	48

4.2.5.	Κροατία	50

4.2.6.	ΠΓΔΜ	51

4.2.7.	Ρουμανία	52

4.2.8.	Σερβία-Μαυροβούνιο	53

4.2.9.	Τουρκία	54

4.3.	Αποτελέσματα του σεναρίου αναφοράς	55

4.3.1.	Αποτελέσματα του σεναρίου αναφοράς στην περιοχή	55

4.3.2.	Αποτελέσματα του σεναρίου αναφοράς ανά χώρα	61

4.3.2.1.	Αλβανία	61

4.3.2.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	61

4.3.2.3.	Βουλγαρία	62

4.3.2.4.	Ελλάδα	63

4.3.2.5.	Κροατία	64

4.3.2.6.	ΠΓΔΜ	65

4.3.2.7.	Ρουμανία	66

4.3.2.8.	Σερβία-Μαυροβούνιο	67

4.3.2.9.	Τουρκία	68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:	ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ	71

5.1.	Εισαγωγή	71

5.2.	Αποτελέσματα σεναρίου	74

5.2.1.	Αλβανία	75

5.2.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	75

5.2.3.	Βουλγαρία	76

5.2.4.	Ελλάδα	76

5.2.5.	Κροατία	77

5.2.6.	ΠΓΔΜ	77

5.2.7.	Ρουμανία	77

5.2.8.	Σερβία-Μαυροβούνιο	78

5.2.9.	Τουρκία	78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:	ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	81

6.1.	Σενάριο υψηλότερων ρυθμών αύξησης των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου	81

6.1.1.	Αλβανία	83

6.1.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	83

6.1.3.	Βουλγαρία	83

6.1.4.	Ελλάδα	84

6.1.5.	Κροατία	84

6.1.6.	ΠΓΔΜ	84

6.1.7.	Ρουμανία	85

6.1.8.	Σερβία-Μαυροβούνιο	85

6.1.9.	Τουρκία	85

6.2.	Σενάριο υψηλών ρυθμών αύξησης των τιμών πετρελαίου και μέτριων ρυθμών αύξησης των τιμών φυσικού αερίου	86

6.2.1.	Αλβανία	87

6.2.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	87

6.2.3.	Βουλγαρία	88

6.2.4.	Ελλάδα	88

6.2.5.	Κροατία	89

6.2.6.	ΠΓΔΜ	89

6.2.7.	Ρουμανία	89

6.2.8.	Σερβία – Μαυροβούνιο	89

6.2.9.	Τουρκία	90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:	ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2	91

7.1.	Εισαγωγή	91

7.2.	Σενάριο φορολόγησης εκπομπών CO2 κατά 10 €/tn	92

7.2.1.	Αλβανία	93

7.2.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	93

7.2.3.	Βουλγαρία	94

7.2.4.	Ελλάδα	94

7.2.5.	Κροατία	94

7.2.6.	ΠΓΔΜ	95

7.2.7.	Ρουμανία	95

7.2.8.	Σερβία – Μαυροβούνιο	95

7.2.9.	Τουρκία	96

7.3.	Σενάριο φορολόγησης εκπομπών CO2 κατά 30 €/tn	96

7.3.1.	Αλβανία	98

7.3.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	98

7.3.3.	Βουλγαρία	98

7.3.4.	Ελλάδα	99

7.3.5.	Κροατία	99

7.3.6.	ΠΓΔΜ	100

7.3.7.	Ρουμανία	100

7.3.8.	Σερβία-Μαυροβούνιο	101

7.3.9.	Τουρκία	101

7.4.	Σενάριο φορολόγησης εκπομπών CO2 κατά 70 €/tn	102

7.4.1.	Αλβανία	103

7.4.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	103

7.4.3.	Βουλγαρία	104

7.4.4.	Ελλάδα	105

7.4.5.	Κροατία	105

7.4.6.	ΠΓΔΜ	106

7.4.7.	Ρουμανία	106

7.4.8.	Σερβία-Μαυροβούνιο	107

7.4.9.	Τουρκία	108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:	ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	109

8.1.	Εισαγωγή	109

8.2.	Σενάριο επιδότησης ανανεώσιμων κατά 10 €/MWh	109

8.2.1.	Αλβανία	110

8.2.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	111

8.2.3.	Βουλγαρία	111

8.2.4.	Ελλάδα	112

8.2.5.	Κροατία	112

8.2.6.	ΠΓΔΜ	112

8.2.7.	Ρουμανία	113

8.2.8.	Σερβία-Μαυροβούνιο	113

8.2.9.	Τουρκία	113

8.3.	Σενάριο επιδότησης ανανεώσιμων κατά 40 €/MWh	114

8.3.1.	Αλβανία	115

8.3.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	116

8.3.3.	Βουλγαρία	116

8.3.4.	Ελλάδα	117

8.3.5.	Κροατία	117

8.3.6.	ΠΓΔΜ	118

8.3.7.	Ρουμανία	118

8.3.8.	Σερβία – Μαυροβούνιο	118

8.3.9.	Τουρκία	119

8.4.	Σενάριο επιδότησης ανανεώσιμων κατά 80 €/MWh	120

8.4.1.	Αλβανία	121

8.4.2.	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	121

8.4.3.	Βουλγαρία	122

8.4.4.	Ελλάδα	123

8.4.5.	Κροατία	123

8.4.6.	ΠΓΔΜ	124

8.4.7.	Ρουμανία	124

8.4.8.	Σερβία-Μαυροβούνιο	125

8.4.9.	Τουρκία	125

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	127

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	131

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	145

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ	159

Περιεχόμενα Διαγραμμάτων

Διάγραμμα 2.1:Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην Αλβανία την περίοδο 1990-2003	5

Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στη Βοσνία την περίοδο 1998-2003	8

Διάγραμμα 2.3: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στη Βουλγαρία την περίοδο 1990-2003	10

Διάγραμμα 2.4: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα την περίοδο 1996-2004	14

Διάγραμμα 2.5: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην Κροατία την περίοδο 1990-2003	17

Διάγραμμα 2.6: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην ΠΓΔΜ την περίοδο 1990-2003	20

Διάγραμμα 2.7: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στη Ρουμανία την περίοδο 1999-2003	23

Διάγραμμα 2.8: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στη Σερβία την περίοδο 2000-2003	26

Διάγραμμα 2.9: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην Τουρκία την περίοδο 1990-2003	29

Διάγραμμα 4.1: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά τύπο καυσίμου στο σενάριο αναφοράς	56

Διάγραμμα 4.2: Συμμετοχή ανά τύπο καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή στο σενάριο αναφοράς	57

Διάγραμμα 4.3: Εγκατεστημένη Ισχύς ανά τύπο καυσίμου στο σενάριο αναφοράς	58

Διάγραμμα 4.4: Επενδύσεις ανά τύπο καυσίμου στο σενάριο αναφοράς	58

Διάγραμμα 4.5: Τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο σενάριο αναφοράς	59

Διάγραμμα 4.6: Κόστος του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στο σενάριο αναφοράς	60

Διάγραμμα 4.7: Εκπομπές CO2 και ανθρακική ένταση στο σενάριο αναφοράς	60

Περιεχόμενα Σχημάτων

Σχήμα 2.1:Εγκατεστημένη Ισχύς στην Αλβανία το 2000	6

Σχήμα 2.2:Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία το 2000	6

Σχήμα 2.3: Εγκατεστημένη Ισχύς στη Βοσνία το 2000	9

Σχήμα 2.4: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βοσνία το 2000	9

Σχήμα 2.5: Εγκατεστημένη Ισχύς στη Βουλγαρία το 2000	12

Σχήμα 2.6: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία το 2000	12

Σχήμα 2.7:Εγκατεστημένη Ισχύς στην Ελλάδα το 2000	15

Σχήμα 2.8:Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το 2000	15

Σχήμα 2.9: Εγκατεστημένη Ισχύς στην Κροατία το 2000	18

Σχήμα 2.10: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κροατία το 2000	19

Σχήμα 2.11: Εγκατεστημένη Ισχύς στην ΠΓΔΜ το 2000	21

Σχήμα 2.12: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΠΓΔΜ το 2000	21

Σχήμα 2.13: Εγκατεστημένη Ισχύς στη Ρουμανία το 2000	24

Σχήμα 2.14: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία το 2000	24

Σχήμα 2.15: Εγκατεστημένη Ισχύς στη Σερβία το 2000	27

Σχήμα 2.16: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία το 2000	27

Σχήμα 2.17: Εγκατεστημένη Ισχύς στην Τουρκία το 2000	30

Σχήμα 2.18: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία το 2000	30

Σχήμα 5.1: Παραγωγή στο σενάριο μεγαλύτερων ποσοτήτων και χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς	75

Σχήμα 6.1: Παραγωγή στο σενάριο υψηλών τιμών ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς	82

Σχήμα 6.2: Παραγωγή στο σενάριο μέτριων ρυθμών αύξησης των τιμών φυσικού αερίου ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς	87

Σχήμα 7.1: Παραγωγή στο σενάριο φορολόγησης των εκπομπών CO2 κατά 10 €/tn ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς	93

Σχήμα 7.2: Παραγωγή στο σενάριο φορολόγησης των εκπομπών CO2 κατά 30 €/tn ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς	97

Σχήμα 7.3: Παραγωγή στο σενάριο φορολόγησης των εκπομπών CO2 κατά 70 €/tn ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς	103

Σχήμα 8.1: Παραγωγή στο σενάριο επιδότησης των ανανεώσιμων κατά 10 €/MWh ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς	110

Σχήμα 8.2: Παραγωγή στο σενάριο επιδότησης των ανανεώσιμων κατά 40 €/MWh ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς	115

Σχήμα 8.3: Παραγωγή στο σενάριο επιδότησης των ανανεώσιμων κατά 80 €/MWh ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς	121

Περιεχόμενα Χαρτών

Χάρτης 2.1: Αλβανία	4

Χάρτης 2.2: Βοσνία-Ερζεγοβίνη	7

Χάρτης 2.3: Βουλγαρία	10

Χάρτης 2.4: Ελλάδα	13

Χάρτης 2.5: Κροατία	17

Χάρτης 2.6: ΠΓΔΜ	19

Χάρτης 2.7: Ρουμανία	22

Χάρτης 2.8: Σερβία-Μαυροβούνιο	25

Χάρτης 2.9: Τουρκία	28

Χάρτης 2.10: Διασυνδέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το 2005	34

Περιεχόμενα Πινάκων

Πίνακας 2.1:Κύρια στοιχεία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης	3

Πίνακας 2.2: Υπάρχουσες, υπό κατασκευή και υποψήφιες προς κατασκευή διασυνδέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη	35

Πίνακας 4.1: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στην Αλβανία	46

Πίνακας 4.2:Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στην Αλβανία	46

Πίνακας 4.3:Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη	47

Πίνακας 4.4: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη	47

Πίνακας 4.5: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στη Βουλγαρία	48

Πίνακας 4.6: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στη Βουλγαρία	48

Πίνακας 4.7: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στην Ελλάδα	49

Πίνακας 4.8: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στην Ελλάδα	50

Πίνακας 4.9: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στην Κροατία	50

Πίνακας 4.10: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στην Κροατία	51

Πίνακας 4.11: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στην ΠΓΔΜ	51

Πίνακας 4.12: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στην ΠΓΔΜ	52

Πίνακας 4.13: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στη Ρουμανία	52

Πίνακας 4.14: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στη Ρουμανία	53

Πίνακας 4.15: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στη Σερβία-Μαυροβούνιο	53

Πίνακας 4.16: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στη Σερβία-Μαυροβούνιο	54

Πίνακας 4.17: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στην Τουρκία	55

Πίνακας 4.18:Προγραμματισμένες επενδύσεις στην Τουρκία	55

Πίνακας 6.1: Αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς	81

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Στόχος της μελέτης

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην προοπτική δημιουργίας ενιαίας αγοράς ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πολιτικής στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Αντικείμενο της είναι o μακροχρόνιος σχεδιασμός του ηλεκτρικού συστήματος προσφοράς, ζήτησης και εμπορίου υπό διαφορετικές υποθέσεις-σενάρια σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές ενεργειακών πόρων, εναλλακτικών πολιτικών για το περιβάλλον και ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Τα σενάρια μέχρι το 2030 ποσοτικοποιούνται με τη χρήση του ηλεκτρικού υπό-μοντέλου του PRIMES και τα αποτελέσματα παρέχουν πληροφορίες κόστους-οφέλους σχετικά με τους στόχους ενεργειακής πολιτικής, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα των τιμών, την ασφάλεια εφοδιασμού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανάλυση των σεναρίων παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις απαιτούμενες επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2030 κάτω από εναλλακτικές υποθέσεις σχετικά με τους ενεργειακούς πόρους, τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τον τρόπο ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς ενέργειας στην περιοχή.

## Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ως χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης νοούνται οι χώρες που συνυπογράφουν το σχέδιο συνθήκης για τη συγκρότηση της ενιαίας αγοράς ενέργειας στην περιοχή, δηλαδή η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κροατία, η ΠΓΔΜ, η Ρουμανία, η Σερβία-Μαυροβούνιο, η Τουρκία και τα περιφερειακά μέλη, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Σλοβενία.

Από τις χώρες αυτές, η Ιταλία, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία συμμετέχουν ενεργά στην αγορά ενέργειας της Δυτικής Ευρώπης και υποστηρίζονται από σχετικά πυκνό δίκτυο ηλεκτρισμού, που λειτουργεί υπό την UCTE, το οποίο επιτρέπει σε σημαντικό βαθμό το εμπόριο ηλεκτρισμού μεταξύ τους καθώς και με τα λοιπά ηλεκτρικά συστήματα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.

Από το 2004, τα ηλεκτρικά συστήματα των χωρών των Βαλκανίων λειτουργούν υπό την UCTE, όμως τόσο η διαχείριση των διασυνδέσεων, όσο και η όλη οργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού διαφέρει από τη Δυτική Ευρώπη.

Για το λόγο αυτό, η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στις χώρες των Βαλκανίων που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. , στις οποίες λόγω της γεωγραφικής θέσης της προστίθεται και η Ελλάδα. Το ζητούμενο από τη μελέτη είναι ακριβώς η ανάλυση της αναδιάρθρωσης της προσφοράς-ζήτησης και της αγοράς ηλεκτρισμού των χωρών των Βαλκανίων εντός της προοπτικής συγκρότησης της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Τουρκία δεν συνδέεται υπό UCTE με το ηλεκτρικό σύστημα των Βαλκανίων όμως υπάρχει τέτοια προοπτική. Επειδή η Τουρκία θα έχει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της αγοράς στην περιοχή αφενός λόγω του μεγέθους της αφετέρου λόγω της προοπτικής να παρέχει ανταγωνιστικό φυσικό αέριο, η μελέτη επέλεξε να περιλάβει την Τουρκία στην ανάλυση.

## Το μοντέλο PRIMES

Στη μελέτη χρησιμοποιείται η νέα εκδοχή του ηλεκτρικού υπό-μοντέλου του PRIMES το οποίο επιλύει πρόβλημα διαχρονικής ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής υπό συνθήκες ελάχιστου μακροχρονίου κόστους και υπό ροή φορτίου περιορισμένη από τα χαρακτηριστικά των διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών.

Για την κατάστρωση του προβλήματος αυτού θεωρούνται ως δεδομένες οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν κατά το έτος βάσης, καθώς και οι υποψήφιες προς επένδυση μονάδες καθ’ όλο το χρονικό ορίζοντα της μελέτης. Θεωρείται επίσης ως δεδομένη η ζήτηση ηλεκτρισμού ως ποσότητα και ως διακύμανση φορτίου σε τυπικές ώρες του έτους, καθώς και οι καμπύλες προσφοράς ποσοτήτων και τιμών των διαφόρων ενεργειακών καυσίμων και ενεργειακών πόρων. Τα χαρακτηριστικά των διασυνδετικών γραμμών (ικανότητα μεταφοράς και αντίδραση) θεωρούνται επίσης ως δεδομένα αλλά είναι δυνατόν να μεταβάλλονται στο χρόνο, εξωγενώς, αντανακλώντας νέα έργα υποδομής σε διασυνδέσεις. Το μοντέλο περιλαμβάνει ταυτόχρονα την προσφορά και ζήτηση ατμού για βιομηχανική χρήση και διανομή θερμότητας και για το σκοπό αυτό περιλαμβάνει μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-ατμού και λέβητες.

Τα αποτελέσματα του μοντέλου περιλαμβάνουν τις επενδύσεις σε ηλεκτροπαραγωγή, συμπαραγωγή και λέβητες, τη λειτουργία των παλαιών και νέων σταθμών, την κατανάλωση καυσίμων και ενεργειακών μορφών, το κόστος επένδυσης και λειτουργίας των μονάδων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε αέριους ρύπους και τις τιμές ηλεκτρισμού κατά κατηγορία καταναλωτή. Τα αποτελέσματα αυτά παρέχονται κατά πενταετία από το 2000 (έτος βάσης) μέχρι και το 2030.

# ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

## Εισαγωγή

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που συμμετέχουν στη συνθήκη για την ανάπτυξη ενιαίας αγοράς ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κροατία, η ΠΓΔΜ, η Ρουμανία, η Σερβία-Μαυροβούνιο, η Τουρκία και τα περιφερειακά μέλη, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Σλοβενία. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η κύρια περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης περιλαμβανομένης της Τουρκίας. Παρότι το ηλεκτρικό της δίκτυο δε συνδέεται υπό UCTE με την περιοχή των Βαλκανίων, δεδομένου ότι υπάρχει η προοπτική για μελλοντική σύνδεση της, προβλέπεται σημαντικός ο ρόλος της για την ανάπτυξη της αγοράς στην περιοχή, κυρίως λόγω της έκτασης της και της προοπτικής να διαμετακομίσει ανταγωνιστικό φυσικό αέριο στην υπόλοιπη περιοχή. Οι περιφερειακές χώρες συμμετέχουν ενεργά στην αγορά ενέργειας της Δυτικής Ευρώπης και για αυτό το λόγο επιλέχθηκε να μη συμπεριληφθούν στη μελέτη. Το δίκτυο των Βαλκανίων λειτουργεί υπό UCTE από το 2004, όμως η όλη οργάνωση της αγοράς στην περιοχή διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη.

Στο παρόν κεφάλαιο μελετώνται τα κύρια ενεργειακά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Στην αναφορά για την κάθε χώρα γίνεται περιγραφή των γενικότερων χαρακτηριστικών της χώρας, γεωγραφία, δημογραφία και οικονομία, ιστορική ανασκόπηση του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλυση των σημαντικότερων ενεργειακών πόρων και των κύριων εγκαταστάσεων, ανάλυση της προοπτικής εξέλιξης της οικονομίας και της αλληλεπίδρασής της με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, οικονομική ανάλυση του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, σύγκριση των τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας με το κόστος λειτουργίας του τομέα και τα διλήμματα που αφορούν την ανάπτυξη του τομέα, και σύντομη περιγραφή της πολιτικής σε σχέση με το περιβάλλον και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μερικά από τα παραπάνω στοιχεία.

Πίνακας 2.1:Κύρια στοιχεία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

|  |  | Αλβανία | Βοσνία | Βουλγαρία | Ελλάδα | Κροατία | ΠΓΔΜ | Ρουμανία | Σερβία | Τουρκία | Περιοχή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πληθυσμός | Εκατ. κάτοικοι | 3,2 | 4,1 | 7,8 | 11 | 4,44 | 2 | 21,7 | 8,1 | 70,7 | 133,04 |
| Έκταση | Km2 | 28750 | 51210 | 111000 | 131975 | 56600 | 25710 | 238400 | 102200 | 774800 | 1494961 |
| Πρωτεύουσα |  | Tirana | Sarajevo | Sofia | Αθήνα | Zagreb | Skopje | Buchurest | Belgrade | Ankara |  |
| Νόμισμα |  | Lek | ΚΜ | Lek | Euro | Kuna | Denar | Lei | Denar | Turkish Lire |  |
| Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν | δις € | 5.1 | 5.8 | 17.7 | 153.0 | 25.5 | 3.9 | 50.7 | 17.3 | 212.0 | 491.0 |
| Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα ανά κάτοικο | €/κάτοικο | 1449.4 | 1274.5 | 1774.3 | 13940 | 4473.2 | 1649.3 | 1882.6 | 1591 | 2332.4 | 3148.25 |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο | KWh/κάτοικο | 1427 | 1912 | 3792 | 4885 | 3075 | 2770 | 2027 | 3027 | 1559 | 2207.13 |

Σημείωση:Τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2003, πλην της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρεται  στο 2002

Το 2ο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την περιγραφή του συστήματος μεταφοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τις προοπτικές ανάπτυξης του και με την αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο της Συνθήκης για την ενιαία αγορά ηλεκτρισμού στην περιοχή. Ακολουθούν οι αναφορές για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

## Ανάλυση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

### ΑΛΒΑΝΙΑ (ALBANIA)

Η Αλβανία βρίσκεται μεταξύ της Σερβίας-Μαυροβούνιο (βόρεια) και της Ελλάδας (νότια). Στα ανατολικά της συνορεύει με την ΠΓΔΜ, ενώ δυτικά βρέχεται τόσο από το Ιόνιο Πέλαγος όσο και από την Αδριατική Θάλασσα. Η συνολική έκταση της χώρας που είναι από τις μικρότερες της περιοχής, είναι 28.750 km2 και ο πληθυσμός της 3,2 εκατομμύρια κάτοικοι (περίπου 111 κάτοικοι ανά km2). Τα τελευταία χρόνια και μετά το μεγάλο κύμα μετανάστευσης στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας ο πληθυσμός της χώρας αυξάνει με ρυθμό 0,6%.

Χάρτης 2.1: Αλβανία

Η οικονομία της χώρας στηρίζεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών και τον αγροτικό τομέα. Το ΑΕΠ για το έτος 2002 ήταν 4 δις € και για το έτος 2003, 5,1 δις €. Το ίδιο έτος η προστιθέμενη αξία από τις υπηρεσίες ήταν το 56,1% επί του συνολικού ΑΕΠ, από τον αγροτικό τομέα και τη βιομηχανία το 24,7% και 19,2% αντίστοιχα. Κατά την προηγούμενη δεκαετία η οικονομία της χαρακτηρίστηκε από αστάθεια, ανάλογη της πολιτικής αστάθειας κατά την ίδια περίοδο. Μετά το 1997 και χάρη στην εφαρμογή διαδικασιών για την αναδιάρθρωσή της, η οικονομία ακμάζει με ταχείς ρυθμούς. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2002 ήταν 4,7%, το 2003 6% και από το 1999 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν 7%. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η πορεία της οικονομίας κατά την τελευταία δεκαπενταετία, όπου είναι προφανής η οικονομική σταθεροποίηση που έχει επέλθει από το 1997.

Διάγραμμα 2.1:Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην Αλβανία την περίοδο 1990-2003

Οι πολιτικές εξελίξεις και οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι το 1992 η ζήτηση είχε μειωθεί στο 80% των επιπέδων κατανάλωσης του 1990, κυρίως λόγω της ύφεσης στη βιομηχανία. Από το 1992 και μέχρι την κρίση του 1997 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε αλματώδη αύξηση της τάξης μέχρι και 10% ετησίως (σπουδαιότερες αυξήσεις στον οικιακό τομέα). Έκτοτε ακολουθεί αυξητική τάση, αλλά με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς. Για την περίοδο 2000-05 ο ρυθμός ήταν μικρότερος του 2%.

Αν και η ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά κατά την παραπάνω περίοδο, δεν συνέβη το ίδιο με την προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με μηδενικές επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής σε αυτήν τη δεκαπενταετία, παρότι η χώρα ήταν εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, από το 1998 κι έπειτα εισάγει ηλεκτρισμό. Η ηλεκτροπαραγωγή της στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς (το 2000 το 97% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς) κι επομένως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υδρολογικές συνθήκες. Επίσης η χώρα έχει δυνατότητα εισαγωγής περιορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από τις γειτονικές χώρες, λόγω της μικρής δυναμικότητας των διασυνδέσεων με αυτές και τεχνικών περιορισμών που θέτει το δίκτυο μεταφοράς. Κατά συνέπεια σε περιόδους ξηρασίας κατά την προηγούμενη πενταετία, υπήρξε η ανάγκη περικοπής φορτίου, καθώς η προσφερόμενη ενέργεια (εγχώρια παραγωγή και εισαγωγές) ήταν μικρότερη από τη ζητούμενη. Στην χειρότερη υδρολογικά χρονιά, το 2002, περισσότερες από 800 GWh δεν διανεμήθηκαν, ενώ και τις χρονιές 2003 και 2004 είχαμε περικοπές φορτίου, παρά τις καλύτερες υδρολογικές συνθήκες.

Όπως προαναφέρθηκε η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας στηρίζεται σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Το 2000 η ονομαστική ισχύς του τομέα ήταν 1720 MW εκ των οποίων τα 1600 MW εγκατεστημένα σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς, με παραγωγή 4594 GWh και μόλις 120 MW σε θερμικούς (πετρελαϊκοί), με παραγωγή 145 GWh ή 3% επί της συνολικά παραγόμενης ενέργειας το ίδιο έτος. Οι τελευταίοι υπολειτουργούν, εξαιτίας της άσχημης λειτουργικής τους κατάστασης (ανάγκη αποκατάστασης τμημάτων τους)

Σχήμα 2.1:Εγκατεστημένη Ισχύς στην Αλβανία το 2000

Σχήμα 2.2:Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία το 2000

Η χώρα διαθέτει κοιτάσματα αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η έλλειψη επενδύσεων στη βιομηχανία του πετρελαίου τα προηγούμενα χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της πλειονότητας των πετρελαιοπηγών, καθώς το κόστος ήταν μεγαλύτερο συγκριτικά με τις τιμές εισαγωγής του καυσίμου. Το δίκτυο φυσικού αερίου της Αλβανίας δε διασυνδέεται με τα δίκτυα των γειτονικών της χωρών. Κατά συνέπεια η κατανάλωση ικανοποιείται αποκλειστικά από την εγχώρια παραγωγή. Μεγαλύτερη συμμετοχή του καυσίμου προς ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών μελλοντικά, προϋποθέτει την επέκταση του δικτύου της χώρας και τη διασύνδεση του με τις γειτονικές χώρες, καθώς η δυναμικότητα της εγχώριας παραγωγής είναι περιορισμένη.

Η οικονομία της Αλβανίας παρουσίασε σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Εν τούτοις παραμένει από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης με ακαθάριστο κατά κεφαλήν εισόδημα περίπου 1.450 €. Πολλοί τομείς της οικονομίας της έχουν προοπτικές εξέλιξης, όπως η βιομηχανία, ο τουρισμός και ο αγροτικός τομέας. Οι προβλεπόμενοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ θα κυμανθούν στα επίπεδα του πρόσφατου παρελθόντος. Επομένως και ο ρυθμός μεταβολής της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να ακολουθήσει αυξητική τάση (πιο έντονα μεσοπρόθεσμα).

Σημαντικές επενδύσεις απαιτούνται στο χώρο της ηλεκτροπαραγωγής, της διανομής και της διασύνδεσης του συστήματος της Αλβανίας με την υπόλοιπη περιοχή, ώστε να υπάρξει ασφάλεια στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Για να επιτευχθεί αυτό προϋπόθεση αποτελεί η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού της χώρας και η ιδιωτικοποίηση της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισμού (KESH), η οποία λειτουργεί με ζημία. Οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ χαμηλότερες από τα λειτουργικά κόστη και τα έσοδα ανεπαρκή για την κάλυψη των εξόδων της επιχείρησης. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο λόγω του φαινομένου κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο διανομής, αλλά και της μη είσπραξης λογαριασμών. Το 2000 οι τεχνικές και μη τεχνικές απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας άγγιξαν το 37% της συνολικά προσφερόμενης ενέργειας. Η KESH σύναψε συμφωνίες με ευρωπαϊκές εταιρίες (μία εκ των οποίων η ιταλική ENEL) προκειμένου να καταπολεμήσει το παραπάνω φαινόμενο και μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά. Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής πιο ελκυστικές είναι οι επενδύσεις σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς υπάρχει μεγάλη δυνατότητα παραγωγής από αυτούς. Η δυνατότητα παραγωγής «πράσινης» ενέργειας από άλλες μορφές είναι περιορισμένη, με τη βιομάζα και την ηλιακή ενέργεια να αποτελούν εναλλακτικές μορφές.

### ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (BOSNIA-HERZEGOVINA)

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν από τις τελευταίες χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Η χώρα περικλείεται από την Κροατία βόρεια και δυτικά και τη Σερβία-Μαυροβούνιο ανατολικά. Η συνολική της έκταση είναι 51.210 km2 και ο πληθυσμός της το 2003 ήταν 4,1 εκατομμύρια κάτοικοι (80 κάτοικοι ανά km2). Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού υπερβαίνει το 0,5% τα τελευταία χρόνια.

Χάρτης 2.2: Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η οικονομία της χώρας έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου μετά το τέλος του πολέμου, χαρακτηριστικό του οποίου είναι, ότι το ΑΕΠ τριπλασιάστηκε σε αυτήν την περίοδο. Το κράτος έχει προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση μικρών επιχειρήσεων, ο πληθωρισμός έχει συγκρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα και τα ξένα κεφάλαια προς τη χώρα έχουν διπλασιαστεί. Παρ’ όλα αυτά παραμένει μια χαμηλού εισοδήματος χώρα. Το ακαθάριστο εγχώριο κατά κεφαλήν εισόδημα το 2003 ήταν 1.274,5 €. Το ΑΕΠ το ίδιο έτος ήταν 5,8 δις €, με το 53% επί του συνόλου του να προέρχεται από τον τομέα των υπηρεσιών, το 32,1% από τη βιομηχανία και το 11,9% από τον αγροτικό τομέα. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας είχε φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αλλά μετά το 2000 σταθεροποιήθηκε περίπου στο 5% (4,7% το έτος 2003).

Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στη Βοσνία την περίοδο 1998-2003

Οι επιπτώσεις του πολέμου ήταν εξίσου σημαντικές στους τομείς της προσφοράς και ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου το φαινόμενο της μετανάστευσης εντάθηκε και η ζήτηση έφτασε σε πολύ χαμηλά επίπεδα (χαμηλότερο του 50% της ζήτησης το 1990). Συγχρόνως οι καταστροφές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του δικτύου της χώρας ήταν τέτοιες, ώστε η δυναμικότητα παραγωγής μετά τον πόλεμο είχε μειωθεί στο 50%. Μετά το 1994 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε με αλματώδεις ρυθμούς τα πρώτα χρόνια (την εξαετία 1994-1999 ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης έφτασε μέχρι και 23% ετησίως) και χαμηλότερους αλλά σταθερούς έπειτα (4-5 % ετησίως), φτάνοντας το 2003 το 90% των επιπέδων της ζήτησης πριν τον πόλεμο.

Αντίστοιχη εξέλιξη παρουσίασε και ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής. Η ανακατασκευή και αποκατάσταση τμημάτων των παραγωγικών μονάδων και του δικτύου της χώρας, συντέλεσαν στην αύξηση της δυναμικότητας του τομέα σε ποσοστό 89% των  προπολεμικών επιπέδων, το 2003. Η παραγωγή το 2000 ήταν 10.500 GWh, 1.000 εκ των οποίων εξήχθησαν στην περιοχή.

Η ισχύς του συστήματος της χώρας για το ίδιο έτος ήταν 3800 MW, εγκατεστημένη κατά το ήμισυ σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς (1983 MW ποσοστό 52,3%) και κατά το έτερο ήμισυ σε θερμικούς σταθμούς με στερεά καύσιμα κυρίως (1810 MW ποσοστό 47,7%). Συγκεκριμένα, η ισχύς των ανθρακικών σταθμών ήταν 965 MW και των λιγνιτικών 800 MW και η παραγωγή τους 3090 και 2200 GWh αντίστοιχα. Το ίδιο έτος η συμμετοχή τους ήταν 51,2% επί της συνολικά παραγόμενης ενέργειας στη χώρα. Το υπόλοιπο 48,8% ή 5095 GWh, παρήχθη από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Η χώρα εκμεταλλεύεται απόλυτα τους ενεργειακούς της πόρους (υδροηλεκτρική ενέργεια, άνθρακας και λιγνίτης). Τα διαθέσιμα αποθέματα των στερεών καυσίμων είναι αρκετά για να λειτουργήσουν τα ήδη υπάρχοντα εργοστάσια καθόλη τη διάρκεια της τεχνικής ζωής τους, ενώ επαρκούν και για επενδύσεις σε νέους σταθμούς. Επίσης οι (τεχνικές) δυνατότητες εκμετάλλευσης των ποταμών της χώρας προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ μεγαλύτερες από τις υφιστάμενες. Η χώρα δε διαθέτει αποθέματα φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου και οι ανάγκες τις καλύπτονται με εισαγωγές των δύο καυσίμων. Μάλιστα εισάγει απευθείας πετρελαϊκά προϊόντα, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν διυλιστήρια στη χώρα. Το φυσικό αέριο εισάγεται από τη Ρωσία.

Σχήμα 2.3: Εγκατεστημένη Ισχύς στη Βοσνία το 2000

Σχήμα 2.4: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βοσνία το 2000

Καθώς η οικονομία της χώρας σταθεροποιείται ολοένα και περισσότερο με τα κατάλληλα μέτρα (ιδιωτικοποιήσεις των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων-κλειδιά για την οικονομία της χώρας, εφαρμογή των νόμων για την απελευθέρωση της αγοράς), η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει ακόμα υψηλότερους ρυθμούς αύξησης, ιδιαίτερα την επόμενη δεκαετία.

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ικανοποιήσει την αυξημένη ζήτηση μελλοντικά, πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Με τη λήξη του πολέμου η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού διαιρέθηκε σε τρεις κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις  (EPBiH, EPRS, EPHZHB), με μονοπωλιακό χαρακτήρα στις περιοχές που εξυπηρετούν. Αν και οι τιμές τους διαφέρουν (κυμαίνονται από 4,5-5,5 €cents/kWh κατά μέσο όρο) και οι τρεις εταιρίες εμφανίζουν ζημιά, καθώς οι τιμές είναι αρκετά χαμηλότερες από τα λειτουργικά τους κόστη. Αν προσμετρηθεί στα παραπάνω η άσχημη λειτουργική κατάσταση πολλών από τις μονάδες της χώρας (κυρίως λόγω της ηλικίας τους) γίνεται αντιληπτή η ανάγκη αύξησης των τιμών, προκειμένου ο τομέας να εξυγιανθεί.

Αν και η εγκατεστημένη ισχύς είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της εμφανιζόμενης αιχμής, μεσοπρόθεσμα θα υπάρξει η ανάγκη επενδύσεων στον τομέα, λόγω της παλαιότητας των θερμικών σταθμών. Ο πλούτος σε φτηνούς φυσικούς πόρους, δίνει τη δυνατότητα στη Βοσνία να παραμείνει εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή. Οι δυνατότητες παραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ σημαντικές. Επίσης υπάρχουν υψηλές προοπτικές για επενδύσεις σε ανθρακικούς σταθμούς.

Η έλλειψη ειδικού νομικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις σε αυτές. Ωστόσο η κάλυψη μεγάλου τμήματος της χώρας από δάση (περίπου 53% της συνολικής έκτασης), προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ενώ και η εν δυνάμει αιολική και ηλιακή ενέργεια μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές πηγές.

### ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BULGARIA)

Η Βουλγαρία βρίσκεται στο κέντρο και ανατολικά της υπό μελέτη περιοχής. Στα βόρεια συνορεύει με τη Ρουμανία, δυτικά με τη Σερβία-Μαυροβούνιο και τη ΠΓΔΜ, νότια με την Ελλάδα και την Τουρκία ενώ ανατολικά της είναι η Μαύρη Θάλασσα. Ο πληθυσμός της, που από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας μειώνεται με ρυθμό περίπου 0,5% ετησίως, ήταν 7,8 εκατομμύρια το 2003. Η συνολική έκταση της χώρας είναι 111 km2 (70,3 κατοίκους ανά km2).

Χάρτης 2.3: Βουλγαρία

Η οικονομία της Βουλγαρίας παρά την αλματώδη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, παραμένει στο στάδιο της αναδιάρθρωσής της. Το ακαθάριστο κατά κεφαλήν εισόδημα το 2003 ήταν 1.774 €, μόλις το 75% του ακαθάριστου κατά κεφαλήν εισοδήματος για το έτος 1989. Οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας είναι η ελαφριά βιομηχανία και οι υπηρεσίες. Επί του συνόλου του ΑΕΠ το 2003 (17,7 δις €), το 57,5% ήταν η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών, το 30,7% της βιομηχανία και το υπόλοιπο 11,7% του αγροτικού τομέα. Από το 1997 οπότε και άρχισε να εφαρμόζεται πρόγραμμα αναδιάρθρωσης σε όλους τους τομείς της χώρας, η Βουλγαρία απολαμβάνει υψηλών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ διατηρώντας συγχρόνως σταθερό σε χαμηλά επίπεδα τον πληθωρισμό. Για τα δύο τελευταία χρόνια ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν 4,9% και 4,3% αντίστοιχα, ενώ από το 1998 κυμαίνεται σταθερά μεταξύ 4-5%.

Διάγραμμα 2.3: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στη Βουλγαρία την περίοδο 1990-2003

Οι πολιτικές εξελίξεις το 1990 είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, συνεπώς και στον τομέα της ενέργειας. Η ζήτηση μέσα σε 10 χρόνια μειώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα τα τελευταία 25 χρόνια (η μεγαλύτερη πτώση εμφανίστηκε στη βιομηχανία, ενώ ο οικιακός τομέας δεν επηρεάστηκε σε τέτοιο βαθμό). Τα πρώτα δύο χρόνια η πτώση ήταν ραγδαία, ενώ έπειτα σταθεροποιήθηκε και μάλιστα αυξήθηκε λίγο. Η πτώση της ζήτησης συνεχίστηκε και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’90, φτάνοντας το 2000 τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης για τα τελευταία 25 χρόνια. Έκτοτε και μέχρι το 2003 η ζήτηση αυξήθηκε με αργούς ρυθμούς.

Η προσφορά ακολούθησε την ίδια πορεία μόνο τα πρώτα χρόνια, οπότε και η ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκε από 39,5 TWh σε 33,5 TWh. Από το 1993 η παραγωγή αυξήθηκε και μετά το 1995 σταθεροποιήθηκε στις 39 TWh με μικρές διακυμάνσεις (με εξαίρεση το 1999, παραγωγή 36 TWh). Η παραγωγή ξεπέρασε τις 40 TWh από το 2000 και το 2003 μειώθηκε σε 38 TWh, επειδή δύο αντιδραστήρες (ισχύος 880 MW) του πυρηνικού σταθμού  στο Kozloduj τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Από το 1994 η Βουλγαρία εξάγει ηλεκτρική ενέργεια και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι ο σημαντικότερος εξαγωγέας της περιοχής, με την Τουρκία, τη Σερβία και την Ελλάδα να αποτελούν τους κύριους πελάτες της.

Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας στηρίζεται κυρίως στους θερμικούς σταθμούς της και στον πυρηνικό σταθμό του Kozloduj, ενώ μικρότερη συμμετοχή έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κυρίως υδροηλεκτρικοί σταθμοί). Η συνολική ισχύς του τομέα είναι 11.940 MW. Η εγκατεστημένη ισχύς των θερμικών σταθμών είναι 6.180 MW (52% επί του συνόλου) και των υδροηλεκτρικών 2.220 MW (ποσοστό 16,8%). Ο πυρηνικός σταθμός του Kozloduj έχει ισχύ 3.760 MW (όλες οι μονάδες) και από το 1995 παράγει σταθερά περισσότερες από 15 TWh (κατά μέσο όρο 17 TWh). Το 2000 η παραγωγή του σταθμού ήταν 18,2 TWh, ποσοστό 44,7% επί της συνολικά παραγόμενης ενέργειας. Λίγο μεγαλύτερη ήταν η παραγωγή από τους θερμικούς σταθμούς, 19,8 TWh ή ποσοστό 48,7%. Οι λιγνιτικοί σταθμοί ισχύος 3.340 MW παρήγαγαν 14 TWh (ή 71%). Οι ανθρακικοί σταθμοί και οι μονάδες φυσικού αερίου (1.200 MW και 540 MW αντίστοιχα) συμμετείχαν σε μικρότερο βαθμό και το υπόλοιπο 6,6% (παραγωγή 2,2 TWh) προήλθε από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Παρότι ο εγχώριος λιγνίτης είναι χαμηλής θερμοδυναμικής περιεκτικότητας, αποτελεί το σημαντικότερο ενεργειακό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή. Ο κυρίαρχος ρόλος του καυσίμου αναμένεται να διατηρηθεί μελλοντικά (χαμηλό κόστος εξόρυξης). Επίσης η χώρα διαθέτει σημαντικές ποσότητες άνθρακα, τις οποίες όμως δεν εκμεταλλεύεται, καθώς είναι πιο οικονομική η εισαγωγή άνθρακα υψηλής θερμοδυναμικής περιεκτικότητας για τη λειτουργία των αντίστοιχων σταθμών. Τόσο το αργό πετρέλαιο όσο και το φυσικό αέριο εισάγονται. Στο άμεσο μέλλον αναμένεται μεγάλη αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου και η χώρα έχει ήδη κινητοποιηθεί για την αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου της.

Σχήμα 2.5: Εγκατεστημένη Ισχύς στη Βουλγαρία το 2000

Σχήμα 2.6: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία το 2000

Η Βουλγαρία έχει από τους υψηλότερους δείκτες ενεργειακής έντασης στην Ευρώπη. Έτσι παρά την πρόοδο της οικονομίας τα πρόσφατα χρόνια και την προοπτική ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, γεγονός στο οποίο συντελεί και η επικείμενη ένταξη της χώρας στη Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά η επίτευξη των ρυθμών προόδου που επιβάλλει αυτή, η αύξηση της ζήτησης δεν αναμένεται αντίστοιχη. Η υποκατάσταση του ηλεκτρισμού από άλλες πηγές ενέργειας για ενεργοβόρες χρήσεις όπως η θέρμανση χώρων, θα οδηγήσει σε μικρότερους ρυθμούς αύξησης της τελικής ζήτησης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής.

Μεσοπρόθεσμα θα παρουσιαστεί η ανάγκη για επενδύσεις σε νέους σταθμούς, καθώς δύο επιπλέον αντιδραστήρες ισχύος 880 MW του πυρηνικού σταθμού θα τεθούν εκτός λειτουργίας το 2006 σε συνδυασμό και με την ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης. Οι πιο ελκυστικές επενδύσεις είναι σε λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου. Επίσης η ΝΕΚ (κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού) θα πρέπει να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των σταθμών της, λόγω της μη αποδοτικής λειτουργίας τους. Η κατασκευή νέου πυρηνικού σταθμού στη χώρα, στην περιοχή Belene, συναντά την αντίδραση των κατοίκων και των οικολογικών οργανώσεων, λόγω της ήδη αυξημένης συγκέντρωσης ραδιενεργών στοιχείων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αναφορικά με τις υπόλοιπες ΑΠΕ, υπολογίσιμες δυνατότητες παραγωγής υπάρχουν από αιολική ενέργεια και βιομάζα.

Στο πλαίσιο της οικονομικής αναδιάρθρωσης, οι τιμές πώλησης του ηλεκτρισμού για τον οικιακό τομέα αυξήθηκαν σημαντικά από το 1999, οπότε το 2003 σχεδόν κάλυπταν το λειτουργικό κόστος. Η προοπτική ανάπτυξης του εμπορίου ηλεκτρισμού στην περιοχή μπορεί να καταστήσει τη Βουλγαρία τη σημαντικότερη παραγωγική δύναμη των Βαλκανίων καθώς τα κόστη παραγωγής ηλεκτρισμού στη χώρα είναι χαμηλά συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες.

### ΕΛΛΑΔΑ (GREECE)

Η Ελλάδα αποτελεί το νότιο σύνορο των Βαλκανίων και το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης. Ακολουθώντας την αντιωρολογιακή φορά η χώρα συνορεύει στα βόρεια της με την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη ΠΓΔΜ και την Αλβανία. Το υπόλοιπο σύνορο της είναι φυσικό καθώς περικλείεται από το Ιόνιο Πέλαγος στα ανατολικά, από τη Μεσόγειο Θάλασσα στα νότια και από το Αιγαίο Πέλαγος δυτικά, ενώ διαθέτει και ένα τεράστιο σύμπλεγμα νησιών (περισσότερα από 2.000 νησιά). Η συνολική έκταση της χώρας, ηπειρωτική και νησιωτική, είναι 131.975 km2 και ο πληθυσμός της σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής στις αρχές της δεκαετίας, είναι 11 εκατομμύρια.

Χάρτης 2.4: Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της περιοχής που είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλος της Ευροζώνης. Η οικονομία της βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής και χαρακτηρίζεται από δείκτες ανεπτυγμένων παρά αναπτυσσόμενων χωρών. Η εφαρμογή αυστηρής μακροοικονομικής πολιτικής στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια της συνθήκης του Μάαστριχ σχετικά με τη νομισματική και οικονομική ένωση, συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας της. Οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ μειώνονται σταδιακά σε επίπεδα χαμηλότερα των αναπτυσσόμενων χωρών της περιοχής, αλλά υψηλότερα συγκριτικά με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ κυμαίνεται στο 3,5% από τις αρχές της δεκαετίας. Ο τομέας των υπηρεσιών συνεισφέρει περίπου το 70% του ΑΕΠ, με τον τουρισμό να είναι από τις κυριότερες πηγές εσόδων, η βιομηχανία το 22% και ο αγροτικός τομέας το υπόλοιπο 8%. Η οικονομία της χώρας έχει ισχυροποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με την απελευθέρωση ποσοστού των αγορών της (σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας παραμένουν υπό την πολιτεία), προσελκύοντας ξένα κεφάλαια και εντείνοντας τον ανταγωνισμό. Ωστόσο ο λόγος των εισροών ξένων κεφαλαίων προς το ΑΕΠ της χώρας είναι ο χαμηλότερος από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (των 15). Παρά την ταχύτατη ανάπτυξη, οι πολιτικές παρεμβάσεις, ο φόβος του κοινωνικού κόστους και η προστασία συγκεκριμένων συμφερόντων έχουν επιβραδύνει σε αρκετές περιπτώσεις την ανάπτυξη.

Διάγραμμα 2.4: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα την περίοδο 1996-2004

Αποτέλεσμα της οικονομικής προόδου της χώρας, ήταν η παράλληλη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της ζήτησης ξεπέρασε το 3,5%. Από τις αρχές της νέας δεκαετίας παρατηρήθηκαν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις και ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης κυμάνθηκε στο 4,5%. Συγχρόνως παρατηρήθηκε και ραγδαία αύξηση της αιχμής, λόγω της έντονης διείσδυσης και εντατικής χρήσης των κλιματιστικών το καλοκαίρι. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μπλακ-άουτ, καθώς το δίκτυο υπερφορτίστηκε σε πολλές περιπτώσεις.

Στο πρώτο μισό της προηγούμενης δεκαετίας εντατικοποιήθηκε η χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ηλεκτροπαραγωγής. Από το 1997 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα κυρίως σε νέους λιγνιτικούς σταθμούς. Επίσης εγκαταστάθηκαν πετρελαϊκοί σταθμοί, για την ικανοποίηση της ζήτησης στα απομονωμένα νησιά, και μονάδες φυσικού αερίου. Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε, ενώ σταδιακά η χώρα άρχισε να εισάγει ενέργεια από τη Βουλγαρία, ώστε να καλύψει τις θερινές της ανάγκες.

Η εγκατεστημένη ισχύς το 2000 ήταν 11.485 MW και η εμφανιζόμενη αιχμή 8.841 MW. Η παραγωγή ήταν 53.424 GWh το ίδιο έτος. Η ισχύς των μονάδων που λειτούργησαν με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι 3.314 MW (ή 29% της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος). Το υπόλοιπο 71% (ή  8.234 MW) είναι εγκατεστημένο σε θερμικούς σταθμούς. Οι λιγνιτικοί σταθμοί αποτελούν τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της χώρας με ισχύ 4.910 MW (ποσοστό 60% της συνολικής θερμικής ισχύος) και παραγωγή 34.310 GWh (το 64% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας) το 2000. Οι υπόλοιπες θερμικές εγκαταστάσεις είναι 2.110 MW πετρελαϊκών σταθμών (25,7% της θερμικής ισχύος, πολλές εκ των οποίων στα απομονωμένα νησιά) και 1.150 MW μονάδων φυσικού αερίου. Το 2000 παρήγαγαν 9.050 GWh (17% της ηλεκτροπαραγωγής) και 5.760 GWh (10,8% της ηλεκτροπαραγωγής) αντίστοιχα. Η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν 4.300 GWh-8% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας, η πληθώρα των οποίων από υδροηλεκτρικούς σταθμούς (3.690 GWh με εγκατεστημένη ισχύ 3.060 MW). Το ίδιο έτος η ισχύς των ανεμογεννητριών της χώρας ήταν 190 MW και η παραγωγή τους 450 GWh. Τέλος υπάρχουν μικρές εγκαταστάσεις βιομάζας και φωτοβολταικών (μόλις 1 MW) με αμελητέα παραγωγή.

Σχήμα 2.7:Εγκατεστημένη Ισχύς στην Ελλάδα το 2000

Σχήμα 2.8:Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το 2000

Η Ελλάδα διαθέτει φτωχό μίγμα πρωτογενών φυσικών πόρων. Το μοναδικό ενεργειακό καύσιμο σε αφθονία στη χώρα είναι ο λιγνίτης, στον οποίο στηρίζεται η ηλεκτροπαραγωγή. Τα άμεσα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα λιγνίτη επαρκούν για τον εφοδιασμό των υφιστάμενων και νέων σταθμών κατά την περίοδο μελέτης. Η εγχώρια παραγωγή αργού πετρελαίου αποτελεί μικρό ποσοστό της κατανάλωσης και οι ανάγκες ικανοποιούνται κυρίως με εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Ενδεχόμενη συμφωνία με τη Ρωσία και τη Βουλγαρία για την κατασκευή αγωγού από την πόλη της Burgas στην Αλεξανδρούπολη θα αυξήσει σημαντικά τη διαθέσιμη ποσότητα αργού πετρελαίου. Η χρήση των πετρελαϊκών προϊόντων παρότι παραμένουν η σημαντικότερη πηγή ενέργειας, έχει μειωθεί εις βάρος του φυσικού αερίου. Η κατανάλωση φυσικού αερίου το 1996 ήταν μόλις 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και το 2002 είχε φτάσει τα 2,18 δις. Τα εγχώρια αποθέματα είναι αμελητέα και η εισαγωγή του καυσίμου πραγματοποιείται από τη Ρωσία (σε ποσοστό 75%) μέσω αγωγού και από την Αλγερία σε υγροποιημένη μορφή. Η συμφωνία με την Τουρκία για την εισαγωγή φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας προβλέπεται να αναδείξει το φυσικό αέριο ως ένα από τα σημαντικότερα καύσιμα για τη χώρα στο άμεσο μέλλον (σύμφωνα με προβλέψεις η κατανάλωση θα τριπλασιαστεί τα επόμενα δέκα χρόνια). Επίσης σημαντικές ποσότητες του καυσίμου προβλέπεται να διαμετακομιστούν μέσω της Ελλάδας στην Ιταλία (υποθαλάσσια διασύνδεση στο Ιόνιο Πέλαγος).

Η οικονομία της χώρας παρά την ταχύτατη πρόοδό της στο πρόσφατο παρελθόν, έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Τα σπουδαιότερα ζητήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει, είναι η εξυγίανση και η βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και των κρατικών επιχειρήσεων, η επίσπευση της ιδιωτικοποίησης κύριων δημοσίων επιχειρήσεων και η πλήρης απελευθέρωση των αγορών, που θα δημιουργήσει ανταγωνιστικό και ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες οι οποίες έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, προσδίδοντας σταθερότητα. Η χώρα αναμένεται να συνεχίσει να έχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με υψηλούς ρυθμούς την επόμενη δεκαετία. Από το 2015 προβλέπονται πιο ήπιοι ρυθμοί.

Οι υψηλές εκπομπές αέριων ρύπων που παρουσιάζει η χώρα, θα επηρεάσουν την ηλεκτροπαραγωγή, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για παραγωγή ενέργειας από πιο καθαρές μορφές. Συγκεκριμένα η εκτεταμένη χρήση του λιγνίτη στον τομέα συμβάλλει στην υψηλή συγκέντρωση CO2 και η επιπλέον διείσδυση του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορούν να συνεισφέρουν στην κατεύθυνση που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πιο καθαρό περιβάλλον. Από οικονομικής άποψης άλλωστε, οι επενδύσεις σε νέες μονάδες φυσικού αερίου κρίνονται ως οι πιο ελκυστικές λόγω του χαμηλού κεφαλαιουχικού τους κόστους, ενώ με τη θέσπιση ειδικού νομικού πλαισίου για την παραγωγή από ΑΠΕ, έχουν δοθεί κίνητρα για επενδύσεις σε αντίστοιχες μονάδες. Η προοπτική επένδυσης σε ανεμογεννήτριες είναι σπουδαία (εξαιρετικές δυνατότητες παραγωγής από αιολική ενέργεια). Μέχρι το 2010 η εγκατεστημένη ισχύς των ανεμογεννητριών θα είναι τουλάχιστον 1.200 MW, από 190 MW το 2000.

Οι τιμές πώλησης του ηλεκτρισμού χαρακτηρίζονται από σταυροειδείς επιδοτήσεις. Συγκεκριμένα η τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά, επιδοτείται εις βάρος του τριτογενούς τομέα. Επίσης παρά τις σχετικά υψηλές τιμές στην περιοχή, αυτές αποτελούν τροχοπέδη για νέες επενδύσεις, καθώς παραμένουν χαμηλές στο βαθμό που θα επιτρέπουν την ανάκτηση του κεφαλαίου. Η ορθολογικοποίηση των τιμών και η εξάλειψη των στρεβλών τιμολογίων, θα οδηγήσουν σε αυξήσεις των τιμών για κάποιες κατηγορίες καταναλωτών, ενώ θα δώσουν κίνητρα στους ιδιώτες για επενδύσεις στο χώρο της ηλεκτροπαραγωγής. Ακόμα και σήμερα, 4 χρόνια μετά την έναρξη των διεργασιών για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στη χώρα, αυτή κυριαρχείται από την πρώην κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού, καθώς αυτή παράγει το 95% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ μόλις το 5% παράγεται από ιδιώτες.

### ΚΡΟΑΤΙΑ (CROATIA)

Η Κροατία είναι το βορειοδυτικό σύνορο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Κεντρική Ευρώπη. Στα βόρεια συνορεύει με τη Σλοβενία και την Ουγγαρία, στα ανατολικά της με τη Σερβία-Μαυροβούνιο και νότια με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το δυτικό της σύνορο ορίζεται από την Αδριατική θάλασσα. Η συνολική έκταση της χώρας είναι 56.600 km2 και ο πληθυσμός της 4,44 εκατομμύρια (για το 2003), δηλαδή 78,5 κάτοικοι ανά km2 κατά μέσο όρο. Την περίοδο 1997-2003 ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε με ρυθμό λίγο μικρότερο του 1% ετησίως (κοντά στο 0.8%).

Χάρτης 2.5: Κροατία

Η Κροατία είναι η πιο ανεπτυγμένη οικονομικά χώρα (με εξαίρεση την Ελλάδα) της υπό μελέτη περιοχής. Το ακαθάριστο κατά κεφαλήν εισόδημα το 2003 ήταν 4.743 € και την κατατάσσει στις μεσαίου εισοδήματος χώρες. Η χώρα ανεξαρτητοποιήθηκε το 1991, αλλά λόγω του πολέμου και των συνεπειών που είχε αυτός στις δομές της, απέκτησε οικονομική σταθερότητα μετά το 2000. Η οικονομία της χώρας εμφανίζει σημαντική πρόοδο (περίπου τα δύο τρίτα των κρατικών επιχειρήσεων έχουν ιδιωτικοποιηθεί) και η διαδικασία ανακατασκευής των υποδομών που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το ΑΕΠ για το 2003 ήταν 25,5 δις €, με το μεγαλύτερο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας να προέρχεται από τις υπηρεσίες (κυρίως από τον τουρισμό), περίπου το 62%, το 29% από τη βιομηχανία και μόλις το 9% από τον αγροτικό τομέα. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το ίδιο έτος ήταν 4,3% και το 2002 5,2%.

Διάγραμμα 2.5: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην Κροατία την περίοδο 1990-2003

Ανάλογη πορεία μ’ αυτήν της οικονομίας παρουσίασε η ζήτηση και προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μόλις το 2000 η κατανάλωση ηλεκτρισμού ξεπέρασε τα επίπεδα κατανάλωσης πριν τον πόλεμο. Σ’ αυτό το διάστημα παρουσίασε αλματώδη μείωση τα πρώτα χρόνια του πολέμου, 1990-1992, κι έπειτα αργή αλλά σταθερή αύξηση. Μετά το 2000, οπότε και η οικονομία της χώρας σταθεροποιήθηκε, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε (σημαντικότερες μεταβολές ο οικιακός και τριτογενής τομέας, οι οποίοι αποτελούν το 70% της συνολικής ζήτησης), φτάνοντας τα επίπεδα του 2,9% ετησίως για την πενταετία 2000-05.

Καθ’ όλη την παραπάνω περίοδο η Κροατία υπήρξε εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας παρέμεινε σταθερή για το μεγαλύτερο διάστημα της προηγούμενης δεκαετίας και από το 1997 αυξήθηκε. Όμως λόγω της μεγάλης συμμετοχής υδροηλεκτρικών σταθμών, η συνολικά παραγόμενη ενέργεια εμφανίζει διακύμανση, καθώς εξαρτάται κατά ένα σημαντικό βαθμό από τις υδρολογικές συνθήκες. Μετά το 2001 η ηλεκτροπαραγωγή από θερμικούς σταθμούς εξισώνεται και ξεπερνά την παραγωγή από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν και στην εντατικότερη χρήση των σταθμών.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς το 2000 ήταν 3635 MW, το 57% (ή 2090 MW) περίπου σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς και το υπόλοιπο 43% (ή 1545 MW) σε θερμικούς. Οι κύριες εγκαταστάσεις θερμικών σταθμών ήταν ανθρακικοί με ισχύ 315 MW, πετρελαϊκοί ισχύος 410 MW και μονάδες φυσικού αερίου ισχύος 770 MW. Η παραγωγή ήταν περίπου ίση και για τους τρεις τύπους σταθμών (1.550 – 1.650 GWh). Η συνολική παραγωγή των θερμικών σταθμών ήταν 4.810 GWh, ποσοστό 45% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που ήταν 10.680 GWh. Αντίστοιχα η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών σταθμών στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν  55% (ή 5.870 GWh), ενώ εισήχθησαν και 4 TWh. Ο άνθρακας που χρησιμοποιήθηκε στους αντίστοιχους σταθμούς εισήχθη, καθώς η χώρα έχει περιορισμένα κοιτάσματα του καυσίμου. Οι ανάγκες σε αργό πετρέλαιο επίσης ικανοποιήθηκαν με εισαγωγές, λόγω της αντιοικονομικής εξόρυξης των εγχώριων αποθεμάτων. Η χώρα διαθέτει  κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Αδριατική ακτή και στα σύνορα με την Ουγγαρία και η εκμετάλλευσή τους (περίπου το 60% της εγχώριας κατανάλωσης) σε συνδυασμό με την εισαγωγή ρώσικου φυσικού αερίου, ικανοποιούν τη ζήτηση. Η προβλεπόμενη αύξηση όμως της ζήτησης φυσικού αερίου, δημιουργεί την απαίτηση για σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές.

Σχήμα 2.9: Εγκατεστημένη Ισχύς στην Κροατία το 2000

Σχήμα 2.10: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κροατία το 2000

Η εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας αναμένεται να συνεχιστεί σε υψηλό επίπεδο (από τους υψηλότερους των αναπτυσσόμενων χωρών). Έτσι και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με αυτούς τους ρυθμούς. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις, που προϋποθέτουν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, την ιδιωτικοποίηση της κρατικής επιχείρησης HEP και συνεπώς τη δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις υψηλές τιμές (7 €cents/kWh) πώλησης του ηλεκτρισμού, από τις υψηλότερες στην περιοχή και συγκρίσιμες με τις τιμές στις ανεπτυγμένες χώρες, τα κέρδη της HEP είναι πολύ μικρά συγκριτικά με τις επιχειρήσεις στις ανεπτυγμένες χώρες, λόγω της μη αποδοτικής λειτουργίας της.

Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, ειδική νομοθεσία πρέπει να προωθηθεί για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η προοπτική παραγωγής “πράσινης” ενέργειας είναι σημαντική και κυρίως οι δυνατότητες επένδυσης σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς (μεγάλους και μικρούς) και σε αιολικά πάρκα. Επίσης σημαντικά ποσά ενέργειας μπορούν να παραχθούν με αξιοποίηση της βιομάζας ως καύσιμο σε θερμικούς σταθμούς.

### ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι η μικρότερη από τις χώρες που δημιουργήθηκαν με τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας, με έκταση 25.710 km2. Βόρεια συνορεύει με τη Σερβία-Μαυροβούνιο, ανατολικά με τη Βουλγαρία, στα νότια με την Ελλάδα και δυτικά με την Αλβανία. Ο πληθυσμός της χώρας το 2003 ήταν περίπου 2 εκατομμύρια (περίπου 77,8 κάτοικοι ανά km2) και ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού 0,5%.

Χάρτης 2.6: ΠΓΔΜ

Στα πρώτα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας η οικονομία της χώρας χαρακτηρίστηκε από ύφεση, με υψηλά ποσοστά πληθωρισμού και εισροή ελάχιστων ξένων κεφαλαίων. Το σχέδιο σταθεροποίησης που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ από το 1995, σε συνδυασμό με την οικονομική βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς προς αυτήν, συνέβαλαν στην μακροοικονομική σταθεροποίηση της οικονομίας της από το 2000. Ωστόσο η κρίση του 2001 επέφερε νέα ύφεση, και παρότι το κλίμα αντιστράφηκε και πάλι από το 2002, οι ρυθμοί ανάπτυξης μέχρι και σήμερα δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα της πενταετίας 1995-2000. Το ΑΕΠ για το 2003 ήταν 3,9 δις €, εκ των οποίων το 57,3% ήταν η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών, το 30,4% της βιομηχανίας (περίπου 37% το 1993) και μόλις το 12,2% του αγροτικού τομέα. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το ίδιο έτος ήταν 3,1%.

Διάγραμμα 2.6: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην ΠΓΔΜ την περίοδο 1990-2003

Οι εγχώριες ενεργειακές πηγές της χώρας είναι ο λιγνίτης και η υδροηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 58% των ενεργειακών αναγκών, ενώ οι υπόλοιποι ενεργειακοί πόροι εισάγονται. Στην ηλεκτροπαραγωγή σχεδόν το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από τους λιγνιτικούς σταθμούς, και η υπολειπόμενη από υδροηλεκτρικούς. Η εισαγωγή πετρελαίου πραγματοποιείται μέσω αγωγού από τη Θεσσαλονίκη που ανήκει στην ελληνική επιχείρηση πετρελαίων και μικρές ποσότητες φυσικού αερίου εισάγονται από τη Ρωσία μέσω Ουκρανίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Τα κοιτάσματα λιγνίτη της χώρας είναι σημαντικά, και παρά τις αυξημένες επενδύσεις που απαιτούνται για την εκμετάλλευσή τους, ο τομέας προβλέπεται να αναπτυχθεί με βάση αυτόν.

Παρά τη δυσχερή κατάσταση της οικονομίας κατά την περίοδο ύπαρξης της χώρας, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εμφάνισε αυξητική τάση με μικρές διακυμάνσεις κατά τις περιόδους κρίσεων στη χώρα (πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας, κρίση του 1999 και του 2001). Έτσι κατά τη πενταετία 1995-2000 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε με υψηλούς ρυθμούς και μετά από μία μικρή πτώση το 2001 ανέκαμψε, αλλά με μικρότερους ρυθμούς σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Κατά την παραπάνω περίοδο, ελάχιστες ήταν οι επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Η εγκατεστημένη ισχύς της χώρας το 2000 ήταν 1500 MW, η πλειοψηφία σε θερμικούς σταθμούς (ποσοστό 68,5 % - ισχύς 1025 MW) και η υπόλοιπη σε υδροηλεκτρικούς (472 MW). Οι σημαντικότεροι θερμικοί σταθμοί είναι οι λιγνιτικοί με ισχύ 800 MW και παραγωγή σχεδόν το 80% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Η υπόλοιπη ισχύς των θερμικών σταθμών είναι εγκατεστημένη στον πετρελαϊκό σταθμό του Negotino (και 15 MW σε σταθμό φυσικού αερίου). Ο σταθμός υπολειτουργεί λόγω της ανάγκης υποκατάστασης τμημάτων του. Το 2000 η παραγωγή του ήταν μόλις 420 GWh ή 6% επί της συνολικά παραγόμενης ενέργειας που ήταν 6800 GWh. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί συμμετέχουν σε ποσοστό 17% (ή 1.170 GWh). Τέλος ένα μικρό ποσό ενέργειας εισήχθη από τις γειτονικές χώρες.

Σχήμα 2.11: Εγκατεστημένη Ισχύς στην ΠΓΔΜ το 2000

Σχήμα 2.12: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΠΓΔΜ το 2000

Για να αντιμετωπιστεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτούνται επενδύσεις στο χώρο της ηλεκτροπαραγωγής, της διανομής και των διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για την ικανοποίηση της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης και ήδη πραγματοποιούνται μελέτες για την κατασκευή νέων σταθμών. Επιπλέον οι υψηλές τεχνικές απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας, 17% επί της συνολικά προσφερόμενης ενέργειας, λόγω της παλαιότητας του εξοπλισμού, επιβαρύνουν την κατάσταση. Έτσι για να ικανοποιηθεί η ζήτηση μελλοντικά απαιτείται κατασκευή νέων σταθμών ή αύξηση των εισαγωγών. Οι πιο προσιτές επενδύσεις είναι σε λιγνιτικούς σταθμούς. Μεσοπρόθεσμα ικανοποιητική κρίνεται και η δυνατότητα επενδύσεων σε μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως σε υδροηλεκτρικούς και θερμικούς σταθμούς με καύσιμο τη βιομάζα. Οι δυνατότητες παραγωγής από αιολική ενέργεια είναι μικρότερες.

Για να πραγματοποιηθούν όμως οι απαιτούμενες επενδύσεις στο χώρο της ηλεκτροπαραγωγής, η δομή της αγοράς πρέπει να αλλάξει. Η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού (ESM), η οποία είναι υπεύθυνη τόσο για την παραγωγή όσο και για τη μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργεί αναποτελεσματικά. Οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλές (κατά μέσο όρο 3,9 €cents/kWh για τους πελάτες του δικτύου διανομής το έτος 2003), χαρακτηρίζονται από σταυροειδείς επιδοτήσεις (η τιμή πώλησης για τους εμπορικούς πελάτες σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με τους οικιακούς) και η επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα είσπραξης λογαριασμών. Επομένως τα έσοδα δεν είναι αρκετά ώστε να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα, τα ήδη επενδυόμενα κεφάλαια και προφανώς τη χρηματοδότηση νέων έργων. Η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας και η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού υπό συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, είναι απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για επενδύσεις στη χώρα. Στο πλαίσιο της απαιτούμενης αύξησης των τιμών, ειδικές ρυθμίσεις πρέπει να εφαρμοστούν για τα ευαίσθητα οικονομικά στρώματα, καθώς το ποσοστό των κατοίκων υπό το όριο της φτώχειας είναι μεγαλύτερο του 20%.

### ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ROMANIA)

Η Ρουμανία είναι η μεγαλύτερη χώρα των Βαλκανίων τόσο σε πληθυσμό όσο και σε έκταση. Στα βόρεια και ανατολικά συνορεύει με χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία και Μολδαβία), βορειοδυτικά με την Ουγγαρία, νοτιοδυτικά με τη Σερβία-Μαυροβούνιο και νότια με τη Βουλγαρία, ενώ μικρό μέρος του ανατολικού συνόρου της βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα. Ο πληθυσμός της στο πρόσφατο παρελθόν μειώθηκε σε λιγότερο από 22 εκατ. (21,7 εκατομμύρια κάτοικοι το 2003), ενώ αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται με μικρότερους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. Η έκταση της χώρας είναι 238,4 χιλιάδες km2, που την καθιστά από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης.

Χάρτης 2.7: Ρουμανία

Η Ρουμανία στοχεύει στην ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Η οικονομία της χαρακτηρίστηκε από ύφεση την προηγούμενη δεκαετία. Το κοινωνικό κόστος που θα είχαν οι απαραίτητες αλλαγές για την πρόοδό της, ανέστειλαν τις εξελίξεις από την πλευρά των κυβερνήσεων για πολλά χρόνια. Όταν τελικά στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας η κυβέρνηση της χώρας προχώρησε σε διαρθρωτικές αλλαγές, χωρίς όμως την απαραίτητη δομική υποστήριξη, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ έγινε αρνητικός και ο αριθμός του πληθυσμού υπό το όριο της φτώχειας διπλασιάστηκε από 20% το 1996 σε 41% το 1999. Η μακροοικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε από το 2000, επέφερε σημαντική αλλαγή στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στα επίπεδα του 5% για την τριετία 2001-2003 και σταθερή μείωση του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Το 2003 το ΑΕΠ ήταν 50,7 δις € - 49,1% της προστιθέμενης αξίας από τις υπηρεσίες, 37,9% από τη βιομηχανία και το υπόλοιπο 13% από τον αγροτικό τομέα. Το ακαθάριστο κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα ήταν 1.882 € την ίδια χρονιά, κατηγοριοποιώντας τη Ρουμανία στις μεσαίου εισοδήματος χώρες.

Διάγραμμα 2.7: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στη Ρουμανία την περίοδο 1999-2003

Κατά την πρώτη πενταετία της προηγούμενης δεκαετίας η μείωση της ζήτησης ήταν ραγδαία, ώστε είχε ελαττωθεί από τις 60.000 GWh το 1990 σε 46.000 GWh το 1995. Η μείωση της ζήτησης όμως συνεχίστηκε και την επόμενη πενταετία με μικρότερους ρυθμούς (μόνο στη Βουλγαρία συνέβη κάτι αντίστοιχο) φθάνοντας το 2000 τις 41.000 GWh. Μετά το 2000, οπότε η οικονομία της χώρας σταθεροποιήθηκε, η ζήτηση εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης, αυξανομένη με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς.

Κατ’ αντιστοιχία και η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε την προηγούμενη δεκαετία. Οι ρυθμοί μείωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όμως, ήταν μικρότεροι από τους αντίστοιχους της ζήτησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να εξάγει ηλεκτρισμό μετά το 1999, ενώ το 1990 ήταν πολύ μεγάλος εισαγωγέας στην περιοχή. Μετά το 1999 η παραγωγή σταθεροποιήθηκε εμφανίζοντας μικρή αυξητική τάση, η οποία διοχετεύτηκε εν μέρει στην εγχώρια αγορά και η υπόλοιπη στις γειτονικές χώρες, αυξάνοντας τις εξαγωγές.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγής είχε η εγκατάσταση πυρηνικού σταθμού 700 MW στα τέλη του 1996, ο οποίος έχει σταθερή παραγωγή, περίπου 5 TWh ετησίως. Η ονομαστική εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερη (22,7 GW το 2000) από την εμφανιζόμενη αιχμή (7,5 GW), αλλά η πραγματική ισχύς του συστήματος είναι μικρότερη, καθώς πολλές μονάδες δεν λειτουργούν. Αυτό οφείλεται στην παλαιότητα τους, που καθιστά αντιοικονομική τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα σημαντικό μέρος των θερμικών σταθμών που έχουν συνολική ισχύ 16 GW, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ή υπολειτουργεί (περισσότερα από 4 GW), ενώ συγχρόνως υπάρχουν σταθμοί (1,8 GW φυσικού αερίου και 2 GW λιγνίτη) που λειτουργούν εντατικά. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της χώρας έχουν ισχύ 6 GW, και συμμετέχουν σε ποσοστό 30% περίπου. Η παραγωγή τους το 2000 ήταν 14.820 GWh, ποσοστό 28,5% επί της συνολικά παραγόμενης ενέργειας που ήταν 51.930 GWh. Την ίδια χρονιά ο πυρηνικός σταθμός παρήγαγε 5.450 TWh που αντιστοιχεί σε συμμετοχή 10,5%, ενώ το υπόλοιπο 61% ή 31.700 TWh προήλθε από τους θερμικούς σταθμούς. Σημαντικότερη συνεισφορά είχαν οι  λιγνιτικοί σταθμοί με παραγωγή 17.530 GWh και οι μονάδες φυσικού αερίου με 10.050 GWh. Οι πετρελαϊκοί σταθμοί παρήγαγαν 3.400 GWh το ίδιο έτος.

Σχήμα 2.13: Εγκατεστημένη Ισχύς στη Ρουμανία το 2000

Σχήμα 2.14: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία το 2000

Η Ρουμανία διαθέτει ένα από τα πληρέστερα μίγματα πρωτογενών ενεργειακών πηγών. Τα ήδη υπάρχοντα λιγνιτορυχεία θεωρούνται ότι μπορούν να τροφοδοτούν την ηλεκτροπαραγωγή για τουλάχιστον ακόμα 50 χρόνια. Η παραγωγή άνθρακα έχει μειωθεί δραματικά μετά το 1990 και πολλά ορυχεία έχουν κλείσει, αλλά αυτά που λειτουργούν είναι αρκετά για τους αντίστοιχους θερμικούς σταθμούς. Η μείωση της συμμετοχής του άνθρακα συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου, καθιστώντας τη χώρα τον πιο σημαντικό καταναλωτή του καυσίμου στα Βαλκάνια. Στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης την προηγούμενη δεκαετία, η ζήτηση φυσικού αερίου επίσης μειώθηκε. Μελλοντικά όμως προβλέπεται ότι η εγχώρια παραγωγή και οι ήδη κατασκευασμένοι αγωγοί δεν θα επαρκούν για την ικανοποίηση της. Η εγχώρια παραγωγή ικανοποιεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της χώρας. Σχετικά με τις εισαγωγές φυσικού αερίου, ο κύριος προμηθευτής της παραμένει η Ρωσία, παρά τη σύναψη συμφωνιών με χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Γερμανία, Ολλανδία). Η Ρουμανία και η Κροατία είναι οι μοναδικές χώρες της περιοχής με σημαντική πρωτογενή παραγωγή αργού πετρελαίου. Παρά τη μείωση της εγχώριας παραγωγής τα τελευταία χρόνια, η εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές του καυσίμου είναι μικρότερη από 30% των αναγκών της.

Η επικείμενη ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2008, αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες στην οικονομία της χώρας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να κυμανθεί στα σημερινά επίπεδα και η οικονομία θα εμφανίσει σημαντική πρόοδο. Η οικονομική ανάπτυξη θα επιφέρει αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλούς ρυθμούς μέχρι το 2015 και πιο ήπιους έπειτα.

Η αυξημένη ζήτηση μεσοπρόθεσμα σε συνδυασμό με το κλείσιμο σταθμών, δημιουργούν την ανάγκη για επενδύσεις στο χώρο της ηλεκτροπαραγωγής. Όπως προαναφέρθηκε η χώρα διαθέτει πλούσιο μίγμα πρωτογενών ενεργειακών πόρων. Επομένως υπάρχει η δυνατότητα επενδύσεων σε θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων, σε μονάδες φυσικού αερίου, σε πυρηνικούς (μέχρι το 2010 προβλέπεται να έχει λειτουργήσει και δεύτερος πυρηνικός αντιδραστήρας) και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Οι δυνατότητες εκμετάλλευσης της αιολικής, ηλιακής ενέργειας και της βιομάζας θεωρούνται τουλάχιστον αξιόλογες. Οι χαμηλές τιμές πώλησης του ηλεκτρισμού καθιστούν τις επενδύσεις σε μονάδες ΑΠΕ μη βιώσιμες επί της ουσίας. Παρά τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας (οι τιμές υπερδεκαπλασιάστηκαν και για το 2003 ήταν 4,2 €cents/kWh), αυτές παραμένουν αρκετά χαμηλότερες από το λειτουργικό κόστος. Έτσι μελλοντικά αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις των τιμών ηλεκτρισμού

### ΣΕΡΒΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (SERBIA & MONTENEGRO)

Η Σερβία-Μαυροβούνιο είναι η κεντρικότερη των χωρών της περιοχής, ενδεικτικό του οποίου είναι ότι συνορεύει με 6 από αυτές και με την Ουγγαρία στα βόρεια. Ακολουθώντας την αντιωρολογιακή φορά η χώρα συνορεύει ανατολικά με την Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, νότια με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ και δυτικά με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Από  τα παραπάνω είναι προφανής η καίρια γεωγραφική θέση της Σερβίας για την περιοχή. Η έκταση της είναι 102,2 χιλιάδες km2 και ο πληθυσμός της, που τα τελευταία χρόνια μειώθηκε σημαντικά λόγω της μετανάστευσης που έλαβε χώρα από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, το 2003 ήταν 8,1 εκατ. από 10,6 εκατ. το 1999.

Χάρτης 2.8: Σερβία-Μαυροβούνιο

Οι πολιτικές εξελίξεις της προηγούμενης δεκαετίας καθυστέρησαν την έναρξη των διαδικασιών για την αναδιαμόρφωση της οικονομίας της χώρας. Η Σερβία εμφανίζει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στο σύνολο των αναπτυσσόμενων χωρών τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ από το 2000 ήταν της τάξης του 4,5%, ενώ το 2004 έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα με ρυθμό 7,2%. Το 2002 η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών ήταν το 40% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της βιομηχανίας με ποσοστό 36% και μικρότερη του αγροτικού τομέα με ποσοστό 24%. Στην πρόοδο αυτή συντέλεσε και η οικονομική βοήθεια από οργανισμούς (World Bank, EBRD, κ.α.). Χαρακτηριστικό της οικονομικής προόδου είναι ότι ο πληθωρισμός μειώθηκε από 113% το 2000 σε 13,4% το 2003, ενώ συγχρόνως οι επενδύσεις ξένων κεφαλαίων προς τη χώρα και το ακαθάριστο εθνικό κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκαν αισθητά.

Διάγραμμα 2.8: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στη Σερβία την περίοδο 2000-2003

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία ακολούθησε ανάλογη πορεία με τις υπόλοιπες χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου μειώθηκε αισθητά, ενώ μετά το 1994 αυξήθηκε με υψηλούς ρυθμούς. Η πολιτική κρίση και επακόλουθα η οικονομική κρίση του 1999 επέφερε και πάλι μείωση της ζήτησης. Η ανάπτυξη της οικονομίας από το 2000 συντέλεσε στην αύξηση της κατανάλωσης με ετησίους ρυθμούς 2%.

Δυσμενείς ήταν οι συνέπειες του πολέμου και στην ηλεκτροπαραγωγή. Η ανακατασκευή των υποδομών του τομέα διήρκησε 3-4 χρόνια από τη λήξη του. Σε αυτήν την περίοδο η παραγόμενη ενέργεια αυξήθηκε από 35 TWh το 1992 σε 39,3 TWh το 1996. Έκτοτε η παραγωγή μειώθηκε εμφανίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα το 2000 με 31 TWh, κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγής των θερμικών σταθμών, η οποία αποκαταστάθηκε το 2003. Η μείωση αυτή σε συνάρτηση με την αύξηση της ζήτησης την ίδια περίοδο, οδήγησε τη χώρα στην εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να καλύψει τις ανάγκες της (από το 2000 οι εισαγωγές είναι σταθερά περισσότερες από 3 TWh – το 2000 4,4 TWh). Παρά τις εισαγωγές όμως, οι περιορισμοί που θέτει το δίκτυο μεταφοράς, είχαν ως αποτέλεσμα την περικοπή φορτίου σε ελάχιστες περιπτώσεις (σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με την Αλβανία).

Παρότι η ονομαστική ισχύς το 2000 ήταν αρκετά μεγαλύτερη της εμφανιζόμενης αιχμής (9510 MW έναντι 5350 MW), η πραγματική εγκατεστημένη ισχύς ήταν σημαντικά μικρότερη, αφού η λειτουργική κατάσταση αρκετών μονάδων ήταν πολύ άσχημη. Από τα 6280 MW θερμικών σταθμών, τα 5780 MW είναι λιγνιτικοί, οι κυριότεροι των οποίων, οι Nikola Tesla Α και Β (2900 MW), οι δύο μονάδες του Κοσόβου (1500 MW) και οι Kostolac A και Β (1000 MW). Η συνολική παραγωγή των λιγνιτικών σταθμών το ίδιο έτος ήταν 19100 GWh, που αντιστοιχεί στο 61% της συνολικής παραγωγής. Επιπλέον 11460 GWh (ή 37%) παρήχθησαν από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς με ισχύ 3230 MW, ενώ το υπολειπόμενο 2% ή 720 GWh από πετρελαϊκούς και σταθμούς φυσικού αερίου

Η χώρα είναι φτωχή σε ενεργειακές πηγές με εξαίρεση το λιγνίτη. Τα αποθέματα του καυσίμου είναι επαρκή, ώστε να εντατικοποιηθεί η χρήση του στην ηλεκτροπαραγωγή. Η εξόρυξη των κοιτασμάτων αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι περιορισμένη, και ως επί το πλείστον οι απαραίτητες ποσότητες εισάγονται (το φυσικό αέριο από τη Ρωσία). Αναμένεται ότι ο λιγνίτης θα συνεχίσει να έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή.

Σχήμα 2.15: Εγκατεστημένη Ισχύς στη Σερβία το 2000

Σχήμα 2.16: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία το 2000

Η οικονομία της χώρας έχει προοδεύσει σημαντικά από την αρχή της δεκαετίας. Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης αναμένονται μεσοπρόθεσμα. Κατά συνέπεια και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί με υψηλούς ρυθμούς (πιο έντονοι τη δεύτερη δεκαετία).

Όπως προαναφέρθηκε, η Σερβία αντιμετώπισε μικρά προβλήματα ικανοποίησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο πρόσφατο παρελθόν. Εν όψει και της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις απαιτούνται για την ασφάλεια  εφοδιασμού των καταναλωτών, τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή, όσο και στα δίκτυα διανομής και μεταφοράς. Οι απώλειές των δικτύων διανομής είναι υψηλές (16,7% της τελικής ζήτησης το 2000) και τα δίκτυα μεταφοράς θέτουν τεχνικούς περιορισμούς στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να μεταφερθεί. Τα διλήμματα για επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή αφορούν την κατασκευή νέων λιγνιτικών σταθμών και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας ή κατασκευή πιο αποδοτικών σταθμών φυσικού αερίου και εισαγωγή της απαιτούμενης ποσότητας του καυσίμου.

Η βιωσιμότητα των παραπάνω επενδύσεων προϋποθέτει την αύξηση των τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές του ηλεκτρισμού στις αρχές της δεκαετίες ήταν εξαιρετικά χαμηλές κατά απόλυτη και σχετική τιμή (οι πιο χαμηλές στην περιοχή). Παρά τις αυξήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2001, ώστε αυτές να καλύπτουν πλήρως τα λειτουργικά έξοδα (η μέση τιμή για τους οικιακούς χρήστες το 2003 ήταν 3,86 €cents/kWh), κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί και αναμένονται επιπλέον αυξήσεις μελλοντικά. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων οικονομικά στρωμάτων της κοινωνίας που έχουν πληγεί από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις. Ειδικά κίνητρα πρέπει να δοθούν και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς τα ισχύοντα τιμολόγια δεν ευνοούν την ανάπτυξη τους. Μάλιστα οι προοπτικές επένδυσης σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα, αλλά και η εκμετάλλευση της ηλιακής, αιολικής ενέργειας και της βιομάζας είναι αξιόλογες και αυτές μπορούν να συμμετέχουν κατά ένα υπολογίσιμο ποσοστό στην ηλεκτροπαραγωγή.

### ΤΟΥΡΚΙΑ (TURKEY)

Η Τουρκία αποτελεί με διαφορά τη μεγαλύτερη χώρα της υπό μελέτη περιοχής τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό. Στην πραγματικότητα ένα πολύ μικρό μέρος της βρίσκεται στην Ευρώπη, το οποίο συνορεύει με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, και το υπόλοιπο στην Ασία. Το μεγαλύτερο μήκος των συνόρων του ασιατικού μέρους της χώρας είναι φυσικό. Βόρεια ορίζεται από τη Μαύρη Θάλασσα, δυτικά από το Αιγαίο Πέλαγος και νότια από τη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ νοτιοδυτικά και δυτικά συνορεύει με χώρες της Μέσης Ανατολής και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Συγκεκριμένα νοτιοδυτικά συνορεύει με τη Συρία και το Ιράκ, και δυτικά με το Ιράν, την Αρμενία και τη Γεωργία. Η γεωγραφική της θέση είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς συνδέει τις πλούσιες σε φυσικούς πόρους (αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο) χώρες της Μέσης Ανατολής και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με την Ευρώπη και αποτελεί αναπόσπαστο κόμβο για τη μεταφορά τους είτε μέσω αγωγών είτε μέσω των λιμανιών της. Η συνολική έκταση της χώρας είναι 774,8 χιλιάδες km2 ενώ ο πληθυσμός της, που εμφανίζει αυξητική τάση, το 2003 ήταν 70,7 εκατομμύρια, αντιστοιχία 91,3 κάτοικοι ανά km2 .

Χάρτης 2.9: Τουρκία

Η οικονομία της χώρας κατά την προηγούμενη δεκαετία χαρακτηρίστηκε από αστάθεια και δυσμενείς μακροοικονομικούς δείκτες, όπως υψηλά επιτόκια και πληθωρισμό. Οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης που συνόδευσαν την πρώτη φάση της απελευθέρωσης της αγοράς την δεκαετία του ’80, ακολουθήθηκαν από σημαντικές οικονομικές κρίσεις, οι αιτίες των οποίων ήταν τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς (πόλεμος του Κόλπου, διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης). Οι οικονομικές κρίσεις της περιόδου 1999-2001, οδήγησαν τη χώρα στην εκπόνηση νέου στρατηγικού πλάνου προκειμένου να αντιστραφεί η πορεία της οικονομίας. Το νέο σχέδιο το οποίο είχε και την οικονομική υποστήριξη πολλών οργανισμών, άρχισε να εφαρμόζεται από το 2002 και τα αποτελέσματα του ήταν άμεσα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ξεπέρασε το 5% και το 2004 έφτασε το 8,9%. Σχετικά με τη δομή της οικονομίας της χώρας, για το έτος 2003, το 64,7% του ΑΕΠ ήταν η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών, το 21,9% της βιομηχανίας και το 13,4% του αγροτικού τομέα.

Διάγραμμα 2.9: Εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στην Τουρκία την περίοδο 1990-2003

Ο εξηλεκτρισμός της χώρας που συνεχίστηκε και την προηγούμενη δεκαετία, οδήγησε σε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς αύξησης της ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα η ραγδαία αύξηση της ζήτησης στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα κυρίως, οδήγησαν σε συνολικές αυξήσεις που ξεπέρασαν το 10% ετησίως, με εξαίρεση το 2000, χρονιά κατά την οποία η οικονομική κρίση οδήγησε σε μείωση της ζήτησης. Για την περίοδο 1990-2003 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της τελικής ζήτησης ηλεκτρισμού ήταν μεγαλύτερος από 7%, ενώ μετά το 2000 και την προσωρινή μείωση κατά το ίδιο έτος, οι ρυθμοί ανέκαμψαν περίπου στο 5%.

Παρόμοια εξέλιξη παρουσίασε και η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ετήσιες αυξήσεις της παραγόμενης ενέργειας ήταν της τάξης του 5% και άνω, ξεπερνώντας το 10% σε αρκετές περιπτώσεις. Η διαρκής αύξηση της παραγωγής επετεύχθη με τη συνεχή εγκατάσταση νέων σταθμών και την εντατικοποίηση της λειτουργίας τους. Εξαίρεση αποτέλεσε το διάστημα 1994-1997, κατά το οποίο αμελητέες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στην ηλεκτροπαραγωγή. Καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε την παραπάνω περίοδο, η χώρα υποχρεώθηκε να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της. Στο γεγονός αυτό συνέβαλαν και οι ελάχιστες επενδύσεις στο δίκτυο διανομής κυρίως (το δίκτυο μεταφοράς είναι τεράστιο και οι απώλειες κρίνονται φυσιολογικές), με αποτέλεσμα οι απώλειες το 2000 να είναι σχεδόν το 20% της ακαθάριστης προσφερόμενης ενέργειας. Οι εισαγωγές δεν ξεπέρασαν τις 4 TWh από το 1997, ποσοστό πολύ μικρό σε σχέση με τη συνολική παραγωγή (για το έτος 2000 ήταν 125 TWh και οι εισαγωγές  3,35 TWh).

Η ονομαστική εγκατεστημένη ισχύς της χώρας από 16 GW το 1990, είχε αυξηθεί σε 28,5 GW (αύξηση 78%) μέσα σε μία δεκαετία. Οι σημαντικότερες επενδύσεις κατά την παραπάνω περίοδο πραγματοποιήθηκαν σε μονάδες φυσικού αερίου. Η ισχύς τους ήταν 7.190 MW το 2000, και σε συνδυασμό με τους λιγνιτικούς σταθμούς ισχύος  6.470 MW, αποτελούν τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του τομέα της χώρας. Τα υπόλοιπα 3.400 MW των θερμικών σταθμών (συνολική ισχύς 17GW) είναι εγκατεστημένα σε πετρελαϊκούς (2.500 GW) και ανθρακικούς σταθμούς (570 MW). Η παραγωγή των θερμικών σταθμών το ίδιο έτος ήταν 94 TWh (ή 75% της συνολικής παραγωγής) και η συμμετοχή ανά τύπο καυσίμου ήταν 44,35 TWh (ή 47,2%) για τις μονάδες φυσικού αερίου, 37,3 TWh (ή 39,7%) για τους σταθμούς στερεών καυσίμων και 10,5 TWh (ή 11,1%) για τους πετρελαϊκούς. Το υπόλοιπο 2% παρήχθη από σταθμούς μικρής ισχύος που χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα (κοκ, κ.α.). Η εγκατεστημένη ισχύς των υδροηλεκτρικών σταθμών της χώρας ήταν 11.407 MW και η παραγωγή τους 30,9 TWh ή 24,8% επί της συνολικά παραγόμενης ενέργειας. Τέλος το 2000 υπήρχαν εγκατεστημένα 20 MW ανεμογεννητριών με παραγωγή 33 GWh.

Σχήμα 2.17: Εγκατεστημένη Ισχύς στην Τουρκία το 2000

Σχήμα 2.18: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία το 2000

Όπως είναι προφανές από τα παραπάνω η ηλεκτροπαραγωγή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στους εγχώριους φτηνούς ενεργειακούς πόρους της χώρας και στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Τα αποθέματα λιγνίτη είναι σημαντικά και βρίσκονται διάσπαρτα στη χώρα, ενώ η παραγωγή άνθρακα είναι περιορισμένη. Οι νέοι ανθρακικοί σταθμοί προβλέπεται να λειτουργήσουν με εισαγόμενο άνθρακα. Η αναγκαία ποσότητα αργού πετρελαίου εισάγεται κατά κύριο λόγο μέσω αγωγών. Οι κύριοι προμηθευτές της χώρας είναι το Ιράκ, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Λιβύη και η Ρωσία, ενώ η εγχώρια παραγωγή αποτελεί μικρό ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης (περίπου το 10%). Ταυτόχρονα η συμμετοχή του φυσικού αερίου για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών, αυξάνει εις βάρος του άνθρακα και των πετρελαϊκών προϊόντων, γεγονός που αποτυπώνεται και στην ηλεκτροπαραγωγή. Στο πρόσφατο παρελθόν, σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν για την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου (αγωγός από τη Ρωσία μέσω της Μαύρης Θάλασσας) ενώ πολλά έργα είναι υπό κατασκευή (εισαγωγή φυσικού αερίου από την Κασπία Θάλασσα, αγωγοί από Ιράκ, Αίγυπτο, Γεωργία). Συγχρόνως κατασκευάστηκαν και τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου. Καθώς η ζήτηση φυσικού αερίου δεν αυξήθηκε όσο είχε προβλεφθεί, σημαντικές ποσότητες αναμένεται να διαμετακομιστούν στην Ευρωπαϊκή αγορά (ήδη το τμήμα Ελλάδας-Τουρκίας είναι υπό κατασκευή) μέσω της Τουρκίας.

Η εγκατάσταση νέων σταθμών συνεχίστηκε και στις αρχές της νέας δεκαετίας. Η ισχύς στα τέλη του 2003 είχε αυξηθεί σε 32 GW, με την κατασκευή ανθρακικών σταθμών (1,2 GW) και μονάδων φυσικού αερίου (περίπου 2 GW). Η προβλεπόμενη πρόοδος της χώρας, οικονομική και όχι μόνο, που θα επιτευχθεί με την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει (όπως η απελευθέρωση των αγορών, η εξυγίανση του τεράστιου και μη αποδοτικού κρατικού τομέα), αλλά και προβλημάτων διαφορετικής φύσεως (όπως τα τεράστια ανθρωπιστικά και νομικά προβλήματα) αναμένεται να οδηγήσουν σε ραγδαίες αυξήσεις της ζήτησης. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Τουρκίας είναι από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες παγκοσμίως και υπάρχει προοπτική για διπλασιασμό της ζήτησης μεσοπρόθεσμα (ζήτηση μεγαλύτερη από 200 TWh το 2020 έναντι 100 TWh το 2000). Οι ρυθμοί που αντιστοιχούν σε τέτοια αύξηση είναι της τάξης του 4% ετησίως και άνω.

Η εφαρμογή των διαδικασιών για την οικονομική αναδιάρθρωση της χώρας θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα προσελκύσει ξένα κεφάλαια. Αλλεπάλληλες επενδύσεις θα χρειαστούν στο χώρο της ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση μελλοντικά. Ελκυστικές είναι οι επενδύσεις σε νέα υδροηλεκτρικά έργα, καθώς οι δυνατότητες εκμετάλλευσης των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη είναι σημαντικές. Ενδεικτικό είναι ότι στην Τουρκία υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα παγκοσμίως (το επονομαζόμενο GAP) με συνολική ισχύ 7,5 GW (το μεγαλύτερο μέρος του έχει ήδη κατασκευαστεί). Σημαντικές επενδύσεις προβλέπονται σε σταθμούς φυσικού αερίου, καθώς μεγάλες ποσότητες του καυσίμου από τα υπογεγραμμένα συμβόλαια μένουν ανεκμετάλλευτες (στην πραγματικότητα δεν εισάγονται) και το κεφαλαιουχικό τους κόστος είναι μικρότερο σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους τύπους σταθμών. Προσιτές είναι οι επενδύσεις σε λιγνιτικούς σταθμούς (μεγάλα αποθέματα του καυσίμου) και λιγότερο σε ανθρακικούς σταθμούς που θα λειτουργήσουν με εισαγόμενο άνθρακα. Η προσπάθεια κατασκευής πυρηνικών σταθμών μέχρι σήμερα, έχει συνοδευτεί από ποικίλες αντιδράσεις και κωλύματα, όμως μελλοντικά δεν αποκλείεται να κατασκευαστεί πυρηνικός σταθμός. Οι σημαντικότερες ΑΠΕ προς εκμετάλλευση (πλην της υδροηλεκτρικής ενέργειας) είναι η αιολική (δυτική ακτή και νοτιοανατολικό κομμάτι της ασιατικής Τουρκίας) και η βιομάζα.

Στα τέλη του 2000, οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα ήταν εξαιρετικά υψηλές στη βιομηχανία, και λίγο υψηλότερες στον οικιακό και τριτογενή τομέα. Η μέση τιμή πώλησης ήταν υψηλότερη από το μέσο συνολικό κόστος παραγωγής και ο τομέας λειτούργησε με μικρό κέρδος. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, θα οδηγήσει σε χαμηλότερα κόστη παραγωγής και συνεπώς σε χαμηλότερες τιμές πώλησης καθώς και σε εξάλειψη των στρεβλών τιμολογίων.

## Οφέλη από την ανάπτυξη του εμπορίου ηλεκτρισμού

### Εισαγωγή

Το εμπόριο ηλεκτρισμού μεταξύ διασυνδεδεμένων συστημάτων χωρών μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, όταν οι φυσικοί πόροι διαφέρουν ανάμεσα στις διασυνδεδεμένες χώρες. Για παράδειγμα η διασύνδεση ενός συστήματος βασισμένου σε θερμικές μονάδες και ενός συστήματος που στηρίζεται κυρίως σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς, επιτρέπει οφέλη και για τα δύο μέσω σωστού προγραμματισμού της υδροθερμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο συστημάτων. Το πρόβλημα του σωστού προγραμματισμού της υδροθερμικής συνεργασίας συνίσταται στην ελαχιστοποίηση του κόστους της θερμικής παραγωγής και στην καθολική χρησιμοποίηση της διαθέσιμης ποσότητας ύδατος.

Επιπλέον δυνατότητες για ανάπτυξη του εμπορίου ηλεκτρισμού υπάρχουν όταν τα κόστη των καυσίμων είναι χαμηλότερα σε μία χώρα σε σχέση με μία γειτονική της, οπότε και δικαιολογείται η κατασκευή παραγωγικών μονάδων, με κύριο σκοπό τις εξαγωγές. Επίσης πλεονέκτημα του εμπορίου ηλεκτρισμού αποτελεί το γεγονός ότι η επιθυμητή  αξιοπιστία μπορεί να επιτευχθεί με μικρότερη εφεδρεία όταν τα δίκτυα είναι διασυνδεδεμένα, σε σχέση με την περίπτωση ανεξάρτητης λειτουργίας τους. Οικονομικά οφέλη μπορούν να υπάρξουν όταν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διαφορετικές καμπύλες φορτίου ή αιχμή φορτίου σε διαφορετική περίοδο του χρόνου ή της ημέρας. Σ’ αυτήν την περίπτωση η παραγωγή των μονάδων αιχμής μπορεί να διαμοιραστεί μεταξύ των χωρών.

Βασικός διαχωρισμός μπορεί να γίνει μεταξύ του βραχυπρόθεσμου και ευκαιριακού εμπορίου και του μακροπρόθεσμου εμπορίου. Το πρώτο επηρεάζει  τις αποφάσεις των συμμετεχόντων χωρών για την παραγωγή από τους σταθμούς τους. Το εμπόριο ηλεκτρισμού μακροπρόθεσμα όμως επηρεάζει και τις αποφάσεις τους για την εξέλιξη του συστήματος και τις επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις. Το εμπόριο ηλεκτρισμού μπορεί να αρχίσει σε βραχυπρόθεσμη βάση και να μετεξελιχτεί σε μακροχρόνια (σταθερή) καθώς η αγορά αναπτύσσεται. Σε πρακτικό επίπεδο το καλύτερο παράδειγμα εφαρμογής των παραπάνω είναι η αγορά της Σκανδιναβίας (Nordic pool).

### Το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Το δίκτυο μεταφοράς της πρώην Γιουγκοσλαβίας είχε σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συγχρονισμό και παράλληλα με το δίκτυο της υπόλοιπης διασυνδεδεμένης Ευρώπης (UCTE). Οι διασυνδέσεις της με τη UCTE όμως, τέθηκαν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν υποσταθμοί και διασυνδέσεις της Βοσνίας, της Κροατίας και της Σερβίας καταστράφηκαν. Έκτοτε η περιοχή αποκόπηκε από το κεντρικό δίκτυο τη UCTE (με εξαίρεση την Κροατία και τμήμα της Βοσνίας) και τα δίκτυα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Ελλάδας, της ΠΓΔΜ και της Σερβίας-Μαυροβούνιο και αργότερα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας λειτουργούν σε συγχρονισμό και παράλληλα, ενώ πλέον όλες οι παραπάνω χώρες είναι μέλη της UCTE (με εξαίρεση την Αλβανία). Η Βουλγαρία και η Ρουμανία λειτουργούν υπό UCTE από τον Ιανουάριο του 2003. Η ανακατασκευή των υποσταθμών Mostar (B&H) και Ernestinovo (CR) που ολοκληρώθηκε το 2004 και των διασυνδέσεων που συνδέονταν σε αυτούς, επανένωσε την αποκομμένη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με το κύριο δίκτυο της UCTE (10-10-2004). Η Τουρκία είναι διασυνδεδεμένη με την περιοχή μέσω δύο γραμμών με τη Βουλγαρία, ενώ πρόκειται να διασυνδεθεί και με την Ελλάδα (υπό κατασκευή).

Δεν υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών:

Αλβανίας και ΠΓΔΜ

ΠΓΔΜ και Βουλγαρίας

Ελλάδας και Τουρκίας

Υπάρχει μόνο μία διασύνδεση 400 kV μεταξύ των παρακάτω χωρών::

Αλβανίας και Ελλάδας

Ελλάδας και ΠΓΔΜ

Ελλάδας και Βουλγαρίας

Βουλγαρίας και Σερβίας

Σερβίας και Ρουμανίας

Σερβίας και Κροατίας

Σερβίας και Βοσνίας

και μία 220 kV μεταξύ των χωρών:

Αλβανίας και Μαυροβούνιο

Αλβανίας και Σερβίας

Οι υπάρχουσες διασυνδέσεις των χωρών της υπό μελέτη περιοχής με γειτονικές χώρες είναι μεταξύ:

Κροατίας και Ουγγαρίας (μία γραμμή 400 kV)

Κροατίας και Σλοβενίας (διπλή και απλή γραμμή 400 kV και τρεις γραμμές 220 kV)

Σερβίας και Ουγγαρίας (μία γραμμή 400 kV)

Ρουμανίας και Ουγγαρίας (μία γραμμή 220 (400) kV)

Βουλγαρίας και Μολδαβίας (μία γραμμή 400 kV)

Ρουμανίας και Ουκρανίας (μία γραμμή 750 kV)

Ελλάδας και Ιταλίας (μία γραμμή συνεχούς ρεύματος υποθαλάσσια 400 kV)

Οι υπό κατασκευή διασυνδέσεις 400 kV στην περιοχή είναι μεταξύ:

Ελλάδας και ΠΓΔΜ

Ελλάδας και Τουρκίας

Βουλγαρίας και ΠΓΔΜ

Οι υποψήφιες προς κατασκευή διασυνδέσεις 400 kV στην περιοχή είναι μεταξύ:

Αλβανίας και ΠΓΔΜ (δύο γραμμές 400 kV και μία γραμμή 220 kV)

Αλβανίας και Μαυροβούνιο

Αλβανίας και Σερβίας (220 kV)

Βοσνίας και Κροατίας

Βοσνίας και Σερβίας

Βουλγαρίας και Ελλάδας

ΠΓΔΜ και Σερβίας (δύο γραμμές)

και οι υποψήφιες διασυνδέσεις 400 kV των χωρών της περιοχής με γειτονικές χώρες είναι μεταξύ:

Κροατίας και Ουγγαρίας

Σερβίας και Ουγγαρίας

Ρουμανίας και Ουγγαρίας

Ακολουθεί απλοποιημένος χάρτης και πίνακας με τις ήδη υπάρχουσες, τις υπό κατασκευή και τις υποψήφιες διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Χάρτης 2.10: Διασυνδέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το 2005

Πίνακας 2.2: Υπάρχουσες, υπό κατασκευή και υποψήφιες προς κατασκευή διασυνδέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

| Διασύνδεση Νούμερο | Διασυνδέσεις | Διασυνδεδεμένες Χώρες | Επίπεδο Τάσης (kV) | Ονομαστική Ικανότητα Μεταφοράς (MVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elsaban-Καρδιά | ALB-GR | 400 | 1310 |
| 2 | Mostar4-Konjsko | B&H-CR | 400 | 1318 |
| 3 | Uglijevic-Ernestinovo | B&H-CR | 400 | 1318 |
| 4 | Blagoevgrad-Θεσσαλονίκη | BG-GR | 400 | 1310 |
| 5 | Kozlodui-Tintareni (διπλή) | BG-RO | 400 | 2490 |
| 6 | Sofia-Nis | BG-SER | 400 | 1330 |
| 7 | Maritsa Istok-Babeski | BG-TU | 400 | 1310 |
| 8 | Duprovo-Θεσσαλονίκη | FYROM-GR | 400 | 1330 |
| 9 | Skopje-Kosovo B | FYROM-SER | 400 | 1330 |
| 10 | Mitrovica-Ernestinovo | SER-CR | 400 | 1330 |
| 11 | Podgorica-Trebinje | MNG-B&H | 400 | 1330 |
| 12 | Portile de Fier-Djerdap | RO-SER | 400 | 1330 |
| 13 | V.Dejes-Podgorica | ALB-MNG | 220 | 300 |
| 14 | Fierze-Prizren | ALB-SER | 220 | 300 |
| 15 | Gradacac-Djacovo | B&H-CR | 220 | 300 |
| 16 | Jajce2-Mraclin | B&H-CR | 220 | 300 |
| 17 | Mostar4-Zakukac | B&H-CR | 220 | 300 |
| 18 | Prijedor2-Medjuric | B&H-CR | 220 | 300 |
| 19 | TE Tuzla-Djakovo | B&H-CR | 220 | 300 |
| 20 | Sarajevo20-HE Piva | B&H-MNG | 220 | 360 |
| 21 | Trebinje-HE Perucica | B&H-MNG | 220 | 300 |
| 22 | Visegrad-Pozega | B&H-SER | 220 | 360 |
| 23 | Skopje-Kosovo A | FYROM-SER | 220 | 300 |
| 24 | Skopje-Kosovo A | FYROM-SER | 220 | 300 |
| 25 | Maritza 3-Hamitabat | BG-TUR | 400 | 1310 |
| 26 | Varna-Isaccea | BG-RO | 750 | 2390 |
|  | Υπό Κατασκευή |  |  | Προβλεπόμενη Έναρξη Λειτουργίας |
| 27 | Bitola-Φλώρινα | FYROM-GR | 400 | 2006 |
| 28 | Φίλιπποι-Babaeski | GR-TUR | 400 | 2006 |
| 29 | Stip-Cerneva Mogila | BUL-FYROM | 400 | 2005 |
|  | Υποψήφιες προς κατασκευή |  |  |  |
| 30 | Vrutok-Bureli | FYROM-ALB | 220 | 2006 |
| 31 | Sremska Mitrovica-Ugljevik | SER-B&H | 400 | Τέλη 2007 |
| 32 | Elsaban-Tirana-Podgorica | ALB-MNG | 400 | Τέλη 2007 |
| 33 | Nis-Skopje | FYROM-SER | 400 | Τέλη 2007 |
| 34 | Skopje 5-Nis | SER-FYROM | 400 | 2010-15 |
| 35 | Bitola-Zemjak | FYROM-ALB | 400 | 2015 |
| 36 | Fierza-Prizren | ALB-SER | 220 | Ιδέα |
| 37 | B.Luka-Zagreb | B&H-CRO | 400 | Ιδέα |
| 38 | Skopje-Tirana | FYROM-ALB | 400 | Ιδέα |
| 39 | Maritza 3-Φίλιπποι | BG-GR | 400 | Ιδέα |

### Προοπτικές του εμπορίου ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Πριν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οι ανταλλαγές ηλεκτρισμού μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής ήταν σημαντικές, αλλά είχαν περισσότερο τη μορφή διακρατικών συμφωνιών παρά αποτελούσαν αντικείμενο εμπορίου ηλεκτρισμού. Οι ανταλλαγές αυτές ήταν προς όφελος και των δύο κρατών γιατί στηρίζονταν στα σχετικά συγκριτικά τους πλεονεκτήματα: διαφορετικοί ενεργειακοί πόροι, διαφορετική εποχιακότητα πόρων και φορτίου κλπ. Συχνά οι ανταλλαγές γινόντουσαν χωρίς απευθείας πληρωμή, δηλαδή σε “είδος” (π.χ. ηλεκτρισμός χειμώνα ανταλλασσόταν με ηλεκτρισμό καλοκαιριού όπου ο συντελεστής της ανταλλαγής εξέφραζε εμμέσως την ανταλλακτική αξία).

Η ανάπτυξη του εμπορίου ηλεκτρισμού καλύπτει τις ανωτέρω ανάγκες και παρέχει τα αντίστοιχα οφέλη. Επιπλέον όμως εισάγει ανταγωνισμό, ώστε να αντισταθμίζει τις τυχόν τάσεις μονοπωλιακής κατάχρησης σε κάθε χώρα. Το εμπόριο δίνει ευκαιρίες μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας, επιτρέποντας την ανάπτυξη πόλων συγκέντρωσης ισχύος ανάλογα με τους πόρους και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα τοπικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή.

Τα ιστορικά στοιχεία ανταλλαγής ηλεκτρισμού δείχνουν ότι η Βοσνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία ήταν εξαγωγείς, ενώ οι υπόλοιπες χώρες εισαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Μελλοντικά, η Βοσνία αναμένεται να εξακολουθήσει να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή. Δεδομένης της πολύ μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος του συστήματος της έναντι της εμφανιζόμενης αιχμής (περίπου διπλάσια) και της συμμετοχής των υδροηλεκτρικών της χώρας σε ποσοστό 50%, η χώρα προβλέπεται να ικανοποιεί την αιχμή στην ενιαία αγορά. Ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή υδροηλεκτρικών στο σύστημά της έχει η Αλβανία, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, όμως το ισοζύγιο της είναι ελλειμματικό. Οι διασυνδέσεις της χώρας θέτουν περιορισμούς στην ενέργεια που μπορεί να μεταφερθεί από και προς το δίκτυο της. Με την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί αυτοί θα αρθούν στο μέλλον με την κατασκευή διασυνδέσεων και τη βελτίωση του δικτύου μεταφοράς της, η χώρα έχει δυνατότητες για αυξημένες εξαγωγές προς ικανοποίηση της αιχμής γειτονικών χωρών ιδιαίτερα σε υγρές χρονιές, αλλά και για αυξημένες εισαγωγές προς ικανοποίηση του φορτίου βάσης της, ιδιαίτερα σε ξηρές χρονιές. Αντίθετα ο τομέας της ΠΓΔΜ στηρίζεται κυρίως στη λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών του. Η προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης και η εξάντληση των άμεσα εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων λιγνίτη, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διείσδυση των εισαγωγών ηλεκτρισμού προς ικανοποίηση της ζήτησης. Σημαντικός όμως αναμένεται να είναι ο ρόλος του Κοσόβου λόγω των μεγάλων ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων λιγνίτη.

Σημαντικός βέβαια θα είναι και ο ρόλος του συστήματος της Βουλγαρίας, δεδομένης της δυναμικότητας του σε πυρηνική ενέργεια, αλλά και της νέας διασύνδεσης Βουλγαρίας-ΠΓΔΜ που είναι υπό κατασκευή. Το κυριότερο θέμα για το εμπόριο είναι η διαμετακόμιση προς Ιταλία (υψηλές τιμές), προς Αυστρία από βορρά και προς Τουρκία (έλλειμμα).

Επιπλέον προοπτικές για την ανάπτυξη του εμπορίου ηλεκτρισμού στην περιοχή προκύπτουν από τη διαφορετική περίοδο εμφάνισης της αιχμής στην Ελλάδα (το καλοκαίρι λόγω της εντατικής και αυξανομένης χρήσης των κλιματιστικών), σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Έτσι η Ελλάδα μπορεί να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη του εμπορίου στην περιοχή, εισάγοντας ηλεκτρική ενέργεια (κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει) τη θερινή περίοδο αντί να εγκαταστήσει νέες μονάδες.

Υπάρχει σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης του εμπορίου ηλεκτρισμού στην περιοχή σε μία πιο σταθερή βάση, η οποία θα εκμεταλλευτεί:

Τους διαφορετικούς ενεργειακούς πόρους των χωρών της περιοχής.

Τη δυνατότητα επίτευξης της επιθυμητής αξιοπιστίας με πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο για την ενιαία ευρύτερη περιοχή.

Στη διαφορετική περίοδο εμφάνισης της αιχμής σε ορισμένες χώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.

Το άνω όριο διείσδυσης των εισαγωγών ηλεκτρισμού είναι πιθανό να μην υπερβεί το 20-25% της συνολικής ζήτησης μεσοπρόθεσμα στις εκάστοτε χώρες, με προοπτική μεγαλύτερης διείσδυσης μακροπρόθεσμα, εφόσον η ανάπτυξη και ενοποίηση της αγοράς είναι επιτυχημένη. Σε μία προκαταρκτική μελέτη υπολογίστηκε ότι αν η αγορά ηλεκτρισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενοποιηθεί και λειτουργήσει υπό συνθήκες ελαχίστου κόστους, τα λειτουργικά έξοδα μπορούν να μειωθούν 11-15%. Επιπλέον, θα επιτευχθεί εξοικονόμηση κεφαλαίων, αυξανομένων των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τις πλεονάζουσες στις ελλειμματικές χώρες και με τη σωστή διαχείριση της εφεδρείας. Βραχυπρόθεσμα η εξοικονόμηση αυτή θα αντικατοπτρίζεται στη μείωση των τιμών πώλησης του ηλεκτρισμού στις χώρες που αυτές είναι σχετικά υψηλές. Μακροπρόθεσμα η ενοποίηση της αγοράς θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού σε σχέση με την περίπτωση περιορισμένου εμπορίου.

## Ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη επετεύχθη με την υπογραφή του Μνημόνιου Συνεργασίας των Αθηνών το 2002 και την επέκταση του το 2003 για την αγορά του φυσικού αερίου, και με την υπογραφή της Συνθήκης των Αθηνών τον Οκτώβριο του 2005, με την οποία προβλέπεται η συγκρότηση της Ενεργειακής Κοινότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ECSEE). Η συνεισφορά της Συνθήκης, η οποία αποτελεί νομικά δεσμευτικό κείμενο, έγκειται κυρίως στη θέσπιση οργάνων και αρχών, αρμόδιων για την τεχνική και νομική υποστήριξη της αναπτυσσόμενης ενιαίας αγοράς. Με την υπογραφή της Συνθήκης, συστάθηκαν για την εκάστοτε χώρα και για την περιοχή, η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (αντίστοιχα Ρυθμιστική Αρχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης), ανεξάρτητη των ενδιαφερόντων της ηλεκτρικής βιομηχανίας, ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς (αντίστοιχα ο διαχειριστής του δικτύου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) και οι διαχειριστές των δικτύων διανομής, οντότητες ανεξάρτητες από τις δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίου ηλεκτρισμού. Επικεφαλής των θεσμικών οργάνων είναι το Συμβούλιο των Υπουργών, το οποίο συνίσταται από τους υπουργούς ενέργειας και μεταφορών των συμμετεχόντων χωρών και συνεδριάζει μία φορά ετησίως με σκοπό την επικύρωση αποφάσεων και τον προσδιορισμό κατευθυντήριων γραμμών. Το αμέσως κατώτερο όργανο είναι το Σώμα Υψηλού Επιπέδου, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των ανωτέρω υπουργείων των κρατών μελών της Συνθήκης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεδριάζει όποτε κρίνεται απαραίτητο από την Ε.Ε. ή την προεδρεύουσα χώρα. Στα καθήκοντά του συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη του Συμβουλίου των Υπουργών και η επίβλεψη της εφαρμογής των αποφάσεων του. Το γενικότερο θεσμικό όργανο που πλαισιώνει τα δύο παραπάνω, ανώτερα διοικητικά όργανα, είναι το Φόρουμ των Αθηνών, στο οποίο συμμετέχουν αντιπρόσωποι από την Ε.Ε., τις κυβερνήσεις των χωρών, τις εθνικές (και περιφερειακή) ρυθμιστικές αρχές, τους εθνικούς (και περιφερειακό) διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς, τη UCTE, τους οργανισμούς χρηματοδότησης, τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και τους καταναλωτές. Επίσης συστάθηκαν το Συμβούλιο Ρυθμιστών το οποίο θα έχει έδρα την Αθήνα και κύρια αρμοδιότητα την τεχνική και νομική υποστήριξη της αναπτυσσόμενης αγοράς ηλεκτρισμού στην περιοχή και η Γραμματεία (έδρα Βιέννη) με κυριότερους σκοπούς τη διοικητική υποστήριξη των ανωτέρω θεσμικών οργάνων και την υποβολή ετησίων αναφορών προόδου της αγοράς ηλεκτρισμού, στο Συμβούλιο των Υπουργών.

Αντικειμενικός στόχος της ανάπτυξης ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού είναι η διευκόλυνση των καταναλωτών να επιλέξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, οι έμποροι και οι καταναλωτές. Οι παραγωγοί, έχουν το δικαίωμα να διαπραγματευτούν την παραγωγή τους είτε απευθείας με τους καταναλωτές, με την ιδιότητα των εμπόρων, είτε με τους εμπόρους. Οι έμποροι πωλούν ενέργεια στους καταναλωτές, η οποία μπορεί να παράγεται είτε από σταθμούς των ιδίων είτε από σταθμούς που έχουν ενοικιάσει. Τα συμβόλαια (διμερή συμβόλαια) που θα υπογραφούν μεταξύ των εμπόρων και των καταναλωτών έχουν οικονομικό και φυσικό (διανομή) σκέλος. Καθώς οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον προμηθευτή τους, τα υπογεγραμμένα συμβόλαια μπορεί να αφορούν την πώληση ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις (π.χ. καταναλωτές στην δυτική Ελλάδα, παραγωγός στη Ρουμανία). Στην πραγματικότητα οι καταναλωτές της Ελλάδας δε θα τροφοδοτηθούν από το σταθμό της Ρουμανίας, αλλά από το ελληνικό σύστημα. Ο παραγωγός της Ρουμανίας απλά έχει την υποχρέωση να παράγει τη συμφωνηθείσα ποσότητα ενέργειας. Οι διαχειριστές των συστημάτων από κοινού πρέπει να διαχειριστούν τυχόν ανισορροπίες φορτίου που μπορεί να δημιουργηθούν από τη διασπορά των παραγωγών και των καταναλωτών (π.χ. αν το κέντρο παραγωγής βρίσκεται βόρεια της περιοχής, η λειτουργία του συστήματος της Ελλάδας εντός των επιτρεπτών ορίων τάσης και συχνότητας κρίνεται αδύνατη λόγω απωλειών, άεργου ισχύος, κ.α.). Επιπλέον στην περίπτωση που το σύστημα λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες (κέντρα παραγωγής συμβατά με τα κέντρα κατανάλωσης), ενδεχόμενη τεχνική βλάβη (π.χ. μία διασύνδεση τίθεται εκτός λειτουργίας) μπορεί να διαταράξει την ισορροπία του. Η σωστή λειτουργία του επιτυγχάνεται από τους διαχειριστές των δικτύων (εθνικών και περιφερειακού). Πέραν των αυτόματων ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται για την ισορροπημένη λειτουργία, οι διαχειριστές λαμβάνουν δευτερεύοντα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός των καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά αφορούν τη σύναψη συμβολαίων με ευέλικτους παραγωγούς και καταναλωτές, δηλαδή παραγωγούς και καταναλωτές που μπορούν να μεταβάλλουν γρήγορα τις ποσότητες τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η προσφορά υπερβαίνει την κατανάλωση, ο διαχειριστής του δικτύου δίνει οδηγία στους παραγωγούς με τους οποίους έχει συμφωνήσει, να μειώσουν την παραγωγή τους και αντίστοιχα στους καταναλωτές να αυξήσουν την κατανάλωση τους. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία επιπλέον αγορά, η αγορά εξισορρόπησης φορτίου, η οποία μπορεί να λειτουργεί είτε υπό το διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς (με τη μορφή συμβολαίων) είτε υπό μορφή ελεύθερης αγοράς. Φυσικά η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης απαιτεί επενδύσεις σε έργα υποδομής, μερικά από τα οποία έχουν ήδη γίνει. Οι πιο σημαντικές επενδύσεις αφορούν την κατασκευή νέων διασυνδετικών γραμμών μεταξύ των χωρών, τη βελτίωση των δικτύων μεταφοράς και διανομής (κατασκευή γραμμών μεταφοράς, πύκνωση του δικτύου διανομής, κ.α.) και τον εκσυγχρονισμό των αυτόματων συστημάτων ελέγχου και μέτρησης που θα επιτρέψει την αρμονική συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών των δικτύων (των εκάστοτε χωρών και του διαχειριστή του δικτύου της περιοχής). Τα παραπάνω αφορούν κυρίως το τεχνικό μέρος για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού.

Στο παρελθόν η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών της περιοχής λειτουργούσε υπό μονοπωλιακό καθεστώς από τις κρατικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Οι κρατικές επιχειρήσεις είχαν την υποχρέωση για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές (κάθετα ολοκληρωμένες). Ακόμα και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες επιμεριζόταν σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις (π.χ. οι τρεις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού στη Βοσνία), αυτές δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικές περιοχές εντός της χώρας, με αποτέλεσμα να συντηρούν το μονοπωλιακό χαρακτήρα. Οι τιμές καθορίζονταν από το κράτος, και σε αρκετές χώρες ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τα λειτουργικά κόστη με αποτέλεσμα να ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής να λειτουργεί με ζημία. Επίσης το εμπόριο ηλεκτρισμού στηριζόταν κυρίως σε διακρατικές συμφωνίες μακράς διαρκείας (π.χ. Βουλγαρία – Τουρκία) μεταξύ των μονοπωλίων, ενώ η επιβολή δασμών για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού στην περιοχή.

Με την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού, η μορφή της αγοράς μεταβάλλεται πλήρως. Τη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής αναλαμβάνουν οι αντίστοιχοι διαχειριστές. Οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων διανομής λειτουργούν υπο καθεστώς ρυθμιζόμενου μονοπωλίου. Στα καθήκοντα τους συμπεριλαμβάνονται η ισορροπημένη λειτουργία του συστήματος, ο χειρισμός συμφορήσεων του δικτύου και η παροχή επικουρικών υπηρεσιών (έλεγχος συχνότητας και τάσης, εξασφάλιση εφεδρείας του συστήματος, κ.α.). Τα έσοδα τους προέρχονται από τους χρήστες των δικτύων (χρέωση ανάλογη της έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα), και καλύπτουν τις δαπάνες για συντήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση των δικτύων τους καθώς και το κόστος για την υπογραφή συμβολαίων ισορροπίας, κατά το ενδεχόμενο που οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι της αγοράς εξισορρόπησης φορτίου.

Η μονοπωλιακή ισχύς των πρώην κρατικών επιχειρήσεων στην ηλεκτροπαραγωγή, αποτρέπει την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα. Για να αρθεί αυτή η κατάσταση απαιτούνται μέτρα, το βασικότερο των οποίων αποτελεί η διαφάνεια των τιμών. Οι τιμές και τα στοιχεία που τις συνθέτουν, δημοσιεύονται από τους διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς. Με αυτόν τον τρόπο οι ιδιώτες αποκτούν την απαραίτητη πληροφορία που θα τους επιτρέψει να μελετούν τη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους. Ένα επιπλέον μέτρο για την ανάπτυξη ανταγωνισμού αποτελεί η ιδιωτικοποίηση της ολότητας ή μέρους των πρώην κρατικών επιχειρήσεων. Η δημιουργία πολλών μικρών παραγωγών ανάλογου μεγέθους θα εντείνει τον ανταγωνισμό (αξίωμα της ελεύθερης αγοράς). Η προσπάθεια εφαρμογής της παραπάνω διαδικασίας αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, τόσο για οικονομικούς λόγους (διαφύλαξη της μονοπωλιακής ισχύος των πρώην κρατικών επιχειρήσεων) όσο και για λόγους κοινωνικού κόστους (υπεράριθμο προσωπικό στις επιχειρήσεις αυτές). Η κατάργηση των δασμών στο διασυνοριακό εμπόριο και η εφαρμογή του αντίστοιχου μηχανισμού που προβλέπεται από την Ε.Ε. (cross border trade mechanism) αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς. Σύμφωνα με το μηχανισμό διασυνοριακών συναλλαγών που εφαρμόζεται στη Δυτική Ευρώπη, θα απαγορευτεί η σύναψη συμβολαίων μακράς διαρκείας (αρχικά μπορεί να επιτραπεί λόγω της έλλειψης κεφαλαίων για επενδύσεις) και η χρήση των διασυνδέσεων θα αποτελέσει αντικείμενο πλειστηριασμών (ο χρονικός ορίζοντας των συμβάσεων μπορεί να ποικίλει - τριμηνιαίες, μηνιαίες, εβδομαδιαίες συμβάσεις). Εμπόδιο στη προώθηση του ανταγωνισμού αποτελούν και οι πολύ χαμηλές τιμές στην περιοχή (δεν αντικατοπτρίζουν τα συνολικά κόστη). Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού, οι τιμές θα αυξηθούν σταδιακά, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για τα ευαίσθητα οικονομικά στρώματα (ασφάλεια εφοδιασμού), ενώ συγχρόνως θα εξαλειφθούν οι σταυροειδείς επιδοτήσεις. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα για την εισροή ξένων κεφαλαίων στην ηλεκτροπαραγωγή, είναι η αστάθεια των εθνικών νομισμάτων των χωρών της περιοχής και η αβεβαιότητα είσπραξης των λογαριασμών. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) έχει εγγυηθεί την καταβολή των συμφωνηθέντων στους εμπόρους (με βάση τα συμβόλαια και ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της αξίας των νομισμάτων) για την παροχή των υπηρεσιών τους στους καταναλωτές.

Ο τρόπος που θα οργανωθεί η αγορά δεν έχει καθοριστεί πλήρως και ανεξάρτητα με τις όποιες αποφάσεις ληφθούν πριν την εφαρμογή τους, οι ανακύπτοντες ανάγκες δύναται να επαναπροσδιορίσουν τις συνθήκες με τις οποίες θα λειτουργήσει η αγορά. Το πιθανότερο σενάριο είναι για δομή της αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανάλογης με της αγορά της Σκανδιναβίας. Οι εμπορικές συναλλαγές θα πραγματοποιούνται με δύο τρόπους: σύναψη διμερών συμβολαίων σε δύο επίπεδα (περιφερειακό και εθνικό) και η περιφερειακή ημερήσια αγορά ενέργειας (day-ahead market). Στην αγορά της Σκανδιναβίας, το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας διατίθεται στην ημερήσια αγορά ενέργειας και η υπόλοιπη μέσω διμερών συμβολαίων. Τα διμερή συμβόλαια με φυσική υπόσταση αναλύθηκαν στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος υποκεφαλαίου. Η ημερήσια αγορά ενέργειας λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο (η εκκαθάριση της αγοράς γίνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα – μισή ή μία ώρα συνήθως) και διευθύνεται από τον Λειτουργό Αγοράς (Regional Market Operator) σε στενή συνεργασία με τους χειριστές των δικτύων μεταφοράς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διαχειριστών των δικτύων μεταφοράς για τη διακύμανση του φορτίου και τις προσφορές των προμηθευτών, ο Λειτουργός Αγοράς ισορροπεί την τρέχουσα αγορά ενέργειας. Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται από το σημείο ισορροπίας και είναι κοινή για όλους τους αγοραστές ενέργειας από την χονδρεμπορική αγορά. Οι λειτουργοί χονδρεμπορικών αγορών λειτουργούν υπό καθεστώς ρυθμιζόμενου μονοπωλίου. Υπεύθυνοι για τον εφοδιασμό των καταναλωτών και τη σωστή λειτουργία του συστήματος είναι οι εθνικοί διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς και οι διαχειριστές των δικτύων διανομής σε συνεργασία με τον περιφερειακό διαχειριστή των δικτύων μεταφοράς. Επίσης οι διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς παρέχουν τις επικουρικές υπηρεσίες και υπογράφουν τα συμβόλαια για την ισορροπία της αγοράς (δεν έχει προβλεφθεί λειτουργία αντίστοιχης ελεύθερης αγοράς). Στην ελεύθερη αγορά η διαδικασία έκδοσης αδειών στους παραγωγούς ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα σε όλες τις χώρες και οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αγοράς και ενοικίασης δυναμικότητας (με εξαίρεση την δυναμικότητα που υπογράφουν οι διαχειριστές για έκτακτες ανάγκες). Στην περίπτωση που υφίσταται και ρυθμισμένο εμπόριο, οι ειδικές άδειες παραχωρούνται σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την τροφοδότηση συγκεκριμένων πελατών, υπό προκαθορισμένες τιμές. Καθώς η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς προοδεύει, η εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής προκύπτει στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η πιστή εφαρμογή των νόμων και η γενικότερη εύρυθμη λειτουργία των εθνικών αγορών και της περιφερειακής αγοράς, εποπτεύεται από τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές.

# ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ PRIMES

Το ηλεκτρικό υπομοντέλο του PRIMES προσομοιώνει την αγορά ηλεκτρισμού και ατμού και επιλύει πρόβλημα διαχρονικής ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής υπό συνθήκες ελάχιστου μακροχρονίου κόστους και υπό ροή φορτίου περιορισμένη από τα χαρακτηριστικά των διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών.

Για την κατάστρωση του προβλήματος θεωρούνται ως δεδομένες οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής και παραγωγής ατμού που λειτουργούν κατά το έτος βάσης (το έτος 2000), τα τεχνικά (βαθμός απόδοσης, διαθεσιμότητα, ιδιοκατανάλωση, εκπομπές αέριων ρύπων, κ.α.) και οικονομικά χαρακτηριστικά τους (μη αποσβενυμένο ποσοστό της επένδυσης, σταθερά και μεταβλητά κόστη λειτουργίας). Επίσης θεωρούνται δεδομένες οι υποψήφιες προς επένδυση μονάδες καθ’ όλη την περίοδο μελέτης και τα χαρακτηριστικά τους ως άνω. Επίσης δεδομένα είναι τα χαρακτηριστικά των διασυνδετικών γραμμών (ικανότητα μεταφοράς και αντίδραση), τα οποία όμως είναι δυνατόν να μεταβάλλονται στο χρόνο, εξωγενώς, αντανακλώντας νέα έργα υποδομής σε διασυνδέσεις. Το μοντέλο δέχεται εξωγενώς τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τομέα κατανάλωσης (βιομηχανία, οικιακός, κτλ.) και τη διακύμανση του φορτίου σε τυπικές ώρες του έτους (η καμπύλη φορτίου χωρίζεται σε 11 διαστήματα - 5 για τη χειμερινή περίοδο και 5 για την καλοκαιρινή και ένα μικρής διάρκειας που προσομοιώνει τυχούσα απρόβλεπτη εμφάνιση αιχμής σε μία χώρα). Αντίστοιχα δεδομένη θεωρείται η ζήτηση ατμού στη βιομηχανία και θερμότητας  στον οικιακό και τριτογενή τομέα. Δεδομένες θεωρούνται επίσης οι καμπύλες προσφοράς ποσοτήτων και τιμών των διαφόρων ενεργειακών καυσίμων και ενεργειακών πόρων (μη γραμμικές καμπύλες προσφοράς καυσίμου – για κάθε επιπλέον επίπεδο κατανάλωσης η τιμή προσφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση από αυτή του προηγούμενου επιπέδου).

Στα αποτελέσματα του μοντέλου περιλαμβάνονται  οι επενδύσεις σε νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής και λέβητες, η λειτουργία των παλαιών και νέων σταθμών, η κατανάλωση των ενεργειακών καυσίμων και των ενεργειακών μορφών, οι εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, οι εκπομπές των αέριων ρύπων από τους σταθμούς, το κόστος λειτουργίας της ηλεκτροπαραγωγής, οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας και του ατμού ανά κατηγορία καταναλωτή.

Το πρόβλημα βελτιστοποίησης του ηλεκτρικού υπομοντέλου του PRIMES, είναι η ελαχιστοποίηση του μακροχρόνιου κόστους για την ικανοποίηση της ζήτησης ηλεκτρισμού και ατμού. Οι όροι της αντικειμενικής συνάρτησης (συνάρτηση κόστους) την οποία ελαχιστοποιεί το μοντέλο είναι:

Κόστη επένδυσης και άλλα σταθερά κόστη για παλαιούς και νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής και λέβητες. Για τις υφιστάμενες μονάδες το κόστος επένδυσης αναφέρεται στο μη αποσβενυμένο ποσοστό της επένδυσης.

Κόστη κατανάλωσης των ενεργειακών καυσίμων σε νέους και παλαιούς σταθμούς και λοιπά μεταβλητά κόστη που αφορούν τη λειτουργία τους.

Κόστη χρήσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και του δικτύου μεταφοράς από τους παραγωγούς.

Κόστη εισαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων από τη μία χώρα στη άλλη.

Κόστη από την επιβολή φόρων για την κατανάλωση καυσίμων (όπου υπάρχουν), για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων και τις εκπομπές ρύπων από τους σταθμούς.

Η αντικειμενική συνάρτηση ή συνάρτηση κόστους συνοψίζεται στον παρακάτω περιγραφικό τύπο.

Αντίστοιχα οι περιορισμοί που τίθενται για την επίλυση του προβλήματος είναι:

Ικανοποίηση της τελικής ζήτησης ηλεκτρισμού και ατμού για κάθε χώρα-κόμβο. Στο ισοζύγιο η ισότητα αυτή ικανοποιείται μέσω της σχέσης:

Τεχνικοί περιορισμοί για τη χρήση των παλαιών και νέων σταθμών κατά τη διάρκεια των τυπικών ωρών της καμπύλης φορτίου. Η χρησιμοποιούμενη ισχύς πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με τη διαθέσιμη ισχύ των σταθμών στο εκάστοτε χρονικό διάστημα. Για ορισμένους τύπους σταθμών υπάρχει και όριο ελάχιστης λειτουργίας τους, δηλαδή ένα κατώτατο όριο χρήσης της δυναμικότητας τους υπό το οποίο δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

Επιπλέον τεχνικοί περιορισμοί για τους σταθμούς συμπαραγωγής σχετικά με την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισμού και ατμού που δίνονται από τις προδιαγραφές του εκάστοτε τύπου σταθμού. Η ποσότητα ηλεκτρισμού που μπορεί να παραχθεί για δεδομένη ποσότητα παραγόμενου ατμού έχει άνω όριο και αντίστροφα.

Τεχνικοί περιορισμοί για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς που λειτουργούν με άντληση νερού. Βάση αυτών η αντλούμενη ποσότητα νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την χωρητικότητα του φράγματος του σταθμού, ενώ η αποδιδόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια σχετίζονται απόλυτα με ένα συντελεστή αντίστοιχο του βαθμού απόδοσης (η ενέργεια που καταναλώνεται για την άντληση είναι περισσότερη από την αποδιδόμενη ενέργεια). Επίσης περιορισμός για την συνολική απόδοση ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς (περιορισμός ενέργειας).

Περιορισμοί στην κατανάλωση ενεργειακών καυσίμων και μορφών. Η ποσότητα των ενεργειακών καυσίμων και μορφών που καταναλώνεται για τη λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής και λεβήτων στο σύνολό της δεν μπορεί να ξεπερνά τη διαθέσιμη ποσότητα του εκάστοτε καυσίμου ή τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του εκάστοτε ενεργειακού πόρου σε μία χώρα.

Η χρησιμοποιούμενη ισχύς των διασυνδέσεων πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με τη διαθέσιμη ισχύ τους κατά τη διάρκεια του εκάστοτε χρονικού τμήματος της καμπύλης φορτίου.

Περιορισμός σχετικά με την αξιοπιστία του συστήματος. Η εφεδρεία του συστήματος (συνολική διαθέσιμη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού και ποσοστού των διασυνδέσεων) πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά ένα προκαθορισμένο ποσοστό από τη ζητούμενη ισχύ. Ο παραπάνω περιορισμός έχει νόημα κυρίως για την αιχμή του συστήματος, καθώς αν ικανοποιείται για αυτό το χρονικό διάστημα λογικά θα ικανοποιείται και για τα υπόλοιπα.

Άνω και κάτω περιορισμοί (μέγιστη και υποχρεωτική επένδυση) στις επενδύσεις σε νέους σταθμούς ανά τύπο τεχνολογίας και ανά τύπο καυσίμου ή φυσικού πόρου (π.χ. για θερμικές μονάδες με στερεά καύσιμα, για υδροηλεκτρικούς σταθμούς, για ανεμογεννήτριες) καθώς και ελάχιστη παραγωγή ανά τύπο καυσίμου ή φυσικού πόρου (π.χ. από ανανεώσιμες, από υγρά καύσιμα).

Περιορισμοί για τις εκπομπές αέριων ρύπων τόσο συνολικά για την περιοχή, όσο και για κάθε χώρα χωριστά.

Από τα παραπάνω γίνεται ευνόητο ότι έχουμε διαφορετικούς τύπους περιορισμών. Τεχνικούς περιορισμούς που αφορούν τη λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, συμπαραγωγής και ατμοπαραγωγής, καθώς και τη χρήση των διασυνδέσεων. Φυσικούς περιορισμούς που αφορούν τις μέγιστες δυνατές ποσότητες ενεργειακών καυσίμων και ενεργειακών φυσικών πόρων που μπορούν να καταναλωθούν σε μία χώρα. Τέλος έχουμε περιορισμούς που καθορίζουν πολιτικές όπως ο περιορισμός στις εκπομπές των ρύπων, που προσομοιώνει την πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπό τους παραπάνω περιορισμούς το μοντέλο ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση και υπολογίζει τη βέλτιστη λύση για την ανάπτυξη και λειτουργία του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να ελαχιστοποιείται το μακροχρόνιο κόστος.

# ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

## Εισαγωγή

Ένα σενάριο συνίσταται στην επιλογή υποθέσεων που αφορούν στην εξέλιξη των παραγόντων που επηρεάζουν τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τη ζήτηση και την παραγωγή. Ειδικά το σενάριο αναφοράς συνίσταται στην επιλογή τέτοιων υποθέσεων που αντανακλούν την πιο πιθανή εξέλιξη του συστήματος αν δεν εφαρμοστούν νέες πολιτικές και δεν συμβούν μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν την εξέλιξη της οικονομικής ανάπτυξης και συνεπώς την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς είναι άμεσα αλληλοεξαρτώμενα, τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των ενεργειακών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή, την προοπτική και την πολιτική ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις δυνατότητες ανάπτυξης του εμπορίου ηλεκτρισμού, την πολιτική ανάπτυξης του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος, την τεχνική πρόοδο των νέων τεχνολογιών, και άλλους παράγοντες. Με βάση τα αποτελέσματα του σεναρίου αναφοράς, προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για τις συνέπειες (οικονομικές, περιβαλλοντικές, κ.α.) που θα έχει η εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών (πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας, ανάπτυξη του εμπορίου ηλεκτρισμού, κ.α.) και εναλλακτικών υποθέσεων (μεταβολή της διαθεσιμότητας και των τιμών των ενεργειακών καυσίμων, βελτίωση των τεχνολογιών, κ.α.) στην ανάπτυξη και λειτουργία του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Ακολουθεί σύντομη αναφορά των σημαντικότερων από τις παραπάνω υποθέσεις στο σενάριο αναφοράς για κάθε χώρα.

## Υποθέσεις του σεναρίου αναφοράς

### Αλβανία

Η οικονομία της χώρας βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια της αναδιάρθρωσής της. Από τις αρχές της δεκαετίας όμως έχουν γίνει σημαντικά βήματα ανάπτυξης, ενδεικτικό των οποίων είναι οι σταθεροί σε υψηλά επίπεδα, ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ (υψηλότεροι από 5% ετησίως από το 2000). Οι υψηλοί ρυθμοί αναμένεται να εξακολουθήσουν να υφίστανται στο μέλλον. Η ανάπτυξη της οικονομίας θα οδηγήσει σε υψηλούς ρυθμούς αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα κατά την επόμενη δεκαετία. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο σενάριο αναφοράς παρουσιάζει ο οικιακός τομέας (από 2460 GWh–συμμετοχή 67,7% το 2000, σε 5600 GWh–συμμετοχή 81,1% το 2030), ενώ η κατανάλωση της βιομηχανίας προβλέπεται να παραμείνει σταθερή (η συμμετοχή της μειώνεται από 25% το 2000 σε12,8% το 2030). Κατά την ίδια περίοδο οι απώλειες του δικτύου (τεχνικές και μη) αναμένεται να μειωθούν από 36% το 2000 σε 6% το 2030 της συνολικής προσφερόμενης ενέργειας.

Η έλλειψη υποδομών στη χώρα περιορίζει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των περισσότερων ενεργειακών καυσίμων και μέχρι το 2010 η χώρα προβλέπεται να διαθέτει μόνο πετρελαϊκά προϊόντα σε σημαντικές ποσότητες. Από το 2015 και το 2025 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτροπαραγωγή φυσικό αέριο και άνθρακας αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς. Η ικανοποίηση της ζήτησης μελλοντικά αναμένεται να δημιουργήσει την ανάγκη κατασκευής θερμικών μονάδων, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της χώρας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρική ενέργεια). Λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας καυσίμων και της έλλειψης εγχώριων πρωτογενών ενεργειακών πόρων (με εξαίρεση την υδροηλεκτρική ενέργεια που αξιοποιείται ήδη σε μεγάλο ποσοστό), οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα.

Πίνακας 4.1: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στην Αλβανία

Σημείωση : Οι ρυθμοί μεταβολής αναφέρονται στην πενταετία που προηγείται στον πίνακα

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις στην Αλβανία είναι περιορισμένες, γεγονός που οφείλεται στην κατάσταση της αγοράς ηλεκτρισμού και στην ύπαρξη ρίσκου για τις νέες επενδύσεις. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις κατά την περίοδο μελέτης είναι 505,5 MW και οι προγραμματισμένες αποξηλώσεις την ίδια περίοδο 127 MW.

Πίνακας 4.2:Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στην Αλβανία

### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Στο σενάριο αναφοράς η οικονομική ανάπτυξη της χώρας αναμένεται να ενταθεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, με υψηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, που οδηγούν σε υψηλούς ρυθμούς αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ρυθμοί αύξησης της ζήτησης προβλέπεται να μειωθούν κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς επέρχεται κορεσμός στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τη σημαντικότερη αύξηση προβλέπεται να παρουσιάσει ο οικιακός τομέας (από 3660 GWh–62,5% της τελικής ζήτησης το 2000 σε 8675 GWh–74,7% το 2030), ενώ αντίθετα η κατανάλωση της βιομηχανίας αναμένεται να παραμείνει σταθερή κατά την περίοδο μελέτης (μείωση της μεριδίου της στην τελική ζήτηση από 20,4% το 2000 σε 10,4% το 2030).

Το μίγμα ενεργειακών καυσίμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτροπαραγωγή αποτελείται κατά βάση από στερεά καύσιμα και κυρίως από  άνθρακα, ενώ μεσοπρόθεσμα υπάρχουν δυνατότητες διείσδυσης του φυσικού αερίου και των πετρελαϊκών προϊόντων. Οι προοπτικές για τις ΑΠΕ, αφορούν κυρίως την κατασκευή νέων υδροηλεκτρικών σταθμών και θερμικών σταθμών με καύσιμο τη βιομάζα. Οι υπάρχοντες υδροηλεκτρικοί σταθμοί θα συνεχίσουν να ικανοποιούν την αιχμή στην περιοχή.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις είναι 476,5 MW και οι προγραμματισμένες αποξηλώσεις 670 MW κατά την περίοδο μελέτης (παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4).

Πίνακας 4.3:Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Πίνακας 4.4: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

### Βουλγαρία

Η οικονομία της χώρας έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η οικονομική πρόοδος αναμένεται να ενταθεί μεσοπρόθεσμα. Παρά τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί με χαμηλούς ρυθμούς βραχυπρόθεσμα, λόγω της ταυτόχρονης μείωσης της υψηλής ενεργειακής έντασης. Μεσοπρόθεσμα αναμένονται υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τη σημαντικότερη αύξηση στο σενάριο αναφοράς αναμένεται να παρουσιάσει η κατανάλωση του οικιακού τομέα (από 9850 GWh–38,7% της τελικής ζήτησης το 2000, σε 22191 GWh–54,4% το 2030), ενώ αντίθετα η κατανάλωση της βιομηχανίας αναμένεται να παραμείνει σταθερή κατά την περίοδο μελέτης (μείωση του μεριδίου της στη συνολική κατανάλωση από 33,7% το 2000 σε 20,3% το 2030).

Πίνακας 4.5: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στη Βουλγαρία

Κυρίαρχο ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή της Βουλγαρίας αναμένεται να εξακολουθήσουν να έχουν ο εγχώριος λιγνίτης και η πυρηνική ενέργεια. Επίσης αναμένεται διείσδυση του άνθρακα και του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, ενώ οι προοπτικές επιπλέον αξιοποίησης των ΑΠΕ είναι περιορισμένες. Η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια κυρίως, αναμένεται να διατηρήσει τη χώρα από τους σημαντικότερους εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις και οι προγραμματισμένες αποξηλώσεις είναι 1,36 GW και 6,63 GW αντίστοιχα κατά την περίοδο μελέτης και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 4.6: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στη Βουλγαρία

### Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι η πιο ανεπτυγμένη από τις χώρες της περιοχής με σημαντικά υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Η ανάπτυξη της οικονομίας της τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε υψηλούς ρυθμούς αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι όμως αναμένεται σταδιακά να μειωθούν. Μετά το 2015 και ιδιαίτερα μετά το 2020 η χώρα εμφανίζει χαρακτηριστικά ανεπτυγμένης χώρας, άρα και σταδιακά κορεσμό στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Όλοι οι τομείς αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση της κατανάλωσής τους, με τον οικιακό τομέα να εμφανίζει τις μεγαλύτερες αυξήσεις (από 14204 GWh-31,6% της τελικής ζήτησης το 2000 σε 32446 GWh-38,3% το 2030).

Πίνακας 4.7: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στην Ελλάδα

Τα άμεσα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα του εγχώριου λιγνίτη αναμένεται να είναι επαρκή, ώστε το καύσιμο να διατηρήσει τον κυρίαρχο ρόλο του κατά την περίοδο μελέτης. Καθώς η διαθέσιμη ποσότητα φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί, κυρίως με τη διασύνδεση με την Τουρκία, προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή του στην ηλεκτροπαραγωγή. Επίσης αύξηση προβλέπεται και στη διαθέσιμη ποσότητα πετρελαϊκών προϊόντων, ενώ από το 2010 αλλά ουσιαστικά από το 2020, υπάρχει προοπτική συμμετοχής του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή. Από τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σημαντικές προοπτικές υπάρχουν για επενδύσεις σε ανεμογεννήτριες και σταθμούς βιομάζας και ακολούθως σε φωτοβολταϊκές μονάδες. Για την ικανοποίηση της διαρκώς αυξανόμενης αιχμής τη θερινή περίοδο, η χώρα θα συνεχίσει να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια.

Σημαντικές επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία πενταετία και έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια. Συνολικά οι προγραμματισμένες επενδύσεις μετά το 2000 είναι 9294,5 MW και οι προγραμματισμένες αποξηλώσεις την ίδια περίοδο 5711 ΜW.

Πίνακας 4.8: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στην Ελλάδα

### Κροατία

Η Κροατία είναι η πιο ανεπτυγμένη χώρα της περιοχής (με εξαίρεση την Ελλάδα). Στο σενάριο αναφοράς η οικονομία της χώρας, απολαμβάνει υψηλών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ, το οποίο συνεπάγεται υψηλούς ρυθμούς αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα κυρίως. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον οικιακό τομέα (από 5720 GWh-46,9% της τελικής ζήτησης το 2000 σε 16600 GWh-60,5% το 2030), ενώ η ζήτηση της βιομηχανίας προβλέπεται να αυξηθεί ελάχιστα και η συμμετοχή της στην τελική ζήτηση να μειωθεί σημαντικά (από 24,9% το 2000 σε 13,6% το 2030).

Πίνακας 4.9: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στην Κροατία

Κυρίαρχο ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας προβλέπεται να έχουν το φυσικό αέριο και ο άνθρακας μελλοντικά. Μικρότερη συμμετοχή μπορούν να έχουν τα πετρελαϊκά προϊόντα και οι ΑΠΕ, με τις σημαντικότερες μορφές των, να είναι η ηλιακή, η αιολική ενέργεια και η βιομάζα, ενώ υπάρχουν και επιπλέον δυνατότητες αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η έλλειψη εγχώριων πρωτογενών ενεργειακών καυσίμων, αναμένεται να συντηρήσει την ανάγκη για εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε μικρότερες ποσότητες, καθώς η χώρα προσπαθεί να μειώσει την εξάρτηση της από αυτές.

Προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές αλλά και να ικανοποιηθεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση μελλοντικά, έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις. Η ονομαστική ισχύς των προγραμματισμένων επενδύσεων σε αυτήν την περίοδο είναι 1599,5 MW. Οι προγραμματισμένες αποξηλώσεις κατά την περίοδο μελέτης είναι 1180 MW.

Πίνακας 4.10: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στην Κροατία

### ΠΓΔΜ

Η οικονομία της ΠΓΔΜ χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο σενάριο αναφοράς. Κατά συνέπεια η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με υψηλούς ρυθμούς μέχρι το 2020 και πιο ήπιους έπειτα. Ο οικιακός τομέας προβλέπεται να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση (υπερδιπλασιασμός από 2653 GWh-49,1% της τελικής ζήτησης το 2000 σε 6285 GWh-64,4% το 2030), ενώ η κατανάλωση της βιομηχανίας αναμένεται να παραμείνει σταθερή και η συμμετοχή της στην τελική ζήτηση να μειωθεί (από 28,8% το 2000 σε 16,2% το 2030).

Πίνακας 4.11: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στην ΠΓΔΜ

Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζεται στην εκμετάλλευση του εγχώριου λιγνίτη. Η επιπλέον εκμετάλλευση του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς αργού πετρελαίου από την Ελλάδα είναι περιορισμένη. Επίσης περιορισμένες είναι οι προοπτικές επιπλέον αξιοποίησης των ΑΠΕ, με μικρά περιθώρια για κατασκευή νέων υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταικών, ανεμογεννητριών χαμηλής απόδοσης και θερμικών σταθμών με καύσιμο τη βιομάζα.

Η κατάσταση της αγοράς ενέργειας αποτρέπει τις επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς οποιαδήποτε επένδυση εμπεριέχει σημαντικό ρίσκο. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις είναι 258 MW και οι προγραμματισμένες αποξηλώσεις 335 MW κατά την περίοδο μελέτης.

Πίνακας 4.12: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στην ΠΓΔΜ

### Ρουμανία

Στο σενάριο αναφοράς η οικονομία της Ρουμανίας εμφανίζει ραγδαία ανάπτυξη, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, που συνοδεύεται από επίσης υψηλούς ρυθμούς αύξησης της ζήτησης, οι οποίοι όμως αναμένεται να μειωθούν σταδιακά. Οι μεταβολές στη δομή της ζήτησης προβλέπονται σημαντικές. Τη μεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται να παρουσιάσει ο οικιακός (από 7650 GWh-18,5% επί της τελικής ζήτησης το 2000 σε 35558 GWh-37,5% το 2030) και ο τριτογενής τομέας (από 4500 GWh-10,9% σε 16900 GWh-17,8%). Αντίθετα η συμμετοχή της βιομηχανίας στην τελική ζήτηση αναμένεται να μειωθεί (από 48,2% το 2000 σε 30,5% το 2030).

Πίνακας 4.13: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στη Ρουμανία

Το μίγμα καυσίμων από το οποίο μπορεί να επιλέξει η Ρουμανία είναι από τα πληρέστερα της περιοχής. Εξέχουσα θέση σε αυτό κατέχουν ο εγχώριος λιγνίτης και το φυσικό αέριο. Ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην ηλεκτροπαραγωγή μπορεί να έχει η πυρηνική ενέργεια σε σχέση με το 2000. Αντίθετα η χρήση των πετρελαϊκών προϊόντων στην ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να περιοριστεί. Αναφορικά με τις ΑΠΕ, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας και της βιομάζας και λιγότερο της αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Η χώρα θα συνεχίσει να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις είναι 2851 MW και οι προγραμματισμένες αποξηλώσεις 15780 MW κατά την περίοδο μελέτης.

Πίνακας 4.14: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στη Ρουμανία

### Σερβία-Μαυροβούνιο

Η οικονομία της Σερβίας-Μαυροβούνιο αναμένεται να αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς στο σενάριο αναφοράς. Κατά συνέπεια και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί με υψηλούς ρυθμούς, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Η ζήτηση του οικιακού τομέα αναμένεται να αυξηθεί με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο (από 18629 GWh-69,8% της τελικής ζήτησης το 2000 σε 44134 GWh-83,7% το 2030). Αντίθετα η κατανάλωση της βιομηχανίας αναμένεται να παραμείνει σχεδόν σταθερή, με αποτέλεσμα να μειώνεται η συμμετοχή της στην τελική ζήτηση (από 25,1% σε 12,9%, περίπου 6800 GWh).

Πίνακας 4.15: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στη Σερβία-Μαυροβούνιο

Όπως και η πληθώρα των χωρών των Βαλκανίων, η Σερβία-Μαυροβούνιο είναι φτωχή σε πρωτογενείς ενεργειακούς πόρους. Με εξαίρεση τον εγχώριο λιγνίτη που θα εξακολουθήσει να έχει κυρίαρχο ρόλο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής καθώς υπάρχουν επαρκή αποθέματα, η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέρει μία επιπλέον επιλογή για τη βάση του συστήματος της χώρας. Επίσης από το 2025 υπάρχει και η προοπτική χρήσης άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή. Οι προοπτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ περιορίζονται σε νέες υδροηλεκτρικές μονάδες και μονάδες βιομάζας κυρίως. Η χώρα προβλέπεται να συνεχίσει να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια προς ικανοποίηση των αναγκών της, επιδιώκοντας συγχρόνως να μειώσει την εξάρτηση της από αυτές.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις και αποξηλώσεις είναι 1158,5 MW και 2941 MW αντίστοιχα κατά την περίοδο μελέτης.

Πίνακας 4.16: Προγραμματισμένες επενδύσεις  και αποξηλώσεις στη Σερβία-Μαυροβούνιο

### Τουρκία

Η ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας στο σενάριο αναφοράς, σε συνδυασμό με το διαρκή εξηλεκτρισμό της, οδηγούν σε υψηλούς ρυθμούς αύξησης της ζήτησης κατά την περίοδο μελέτης. Μάλιστα η Τουρκία εμφανίζει τους υψηλότερους ρυθμούς από όλες τις χώρες της περιοχής, με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να υπερτριπλασιάζεται. Σε αυτήν την αύξηση αναμένεται να συμβάλλουν όλοι οι τομείς κατανάλωσης, με τον τριτογενή να εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση τόσο κατά απόλυτη τιμή (από 25000 GWh το 2000 σε 165500 GWh το 2030) όσο και κατά τη συμμετοχή του στην τελική ζήτηση (από 25,6% σε 49,9%). Αντίθετα η συμμετοχή της βιομηχανίας προβλέπεται να μειωθεί, παρά το σχεδόν διπλασιασμό της κατανάλωσής της (από 46000 GWh-46,9% επί της τελικής ζήτησης το 2000 σε 81000 GWh-24,5% το 2030).

Παρότι η ίδια η χώρα δεν διαθέτει σημαντικές ποσότητες πρωτογενών ενεργειακών καυσίμων, με εξαίρεση τον λιγνίτη, η γειτνίασή της με τις πλούσιες σε φυσικούς πόρους χώρες της Μέσης Ανατολής και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής των πόρων αυτών σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Κατά συνέπεια τόσο ο εγχώριος λιγνίτης όσο και το φυσικό αέριο μπορούν να συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής «πράσινης» ενέργειας, καθώς οι περισσότερες ανανεώσιμες μορφές αξιοποιούνται σε μικρό βαθμό. Οι ποσότητες ενέργειας που μπορούν να παραχθούν τόσο από αιολική και ηλιακή ενέργεια όσο και από βιομάζα, μπορούν να αποτελέσουν αξιόλογο ποσοστό της συνολικής παραγωγής. Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο σενάριο αναφοράς αναμένεται να συντηρήσει την ανάγκη εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα Βαλκάνια.

Προκειμένου να ικανοποιηθεί η διαρκώς αυξανόμενη με υψηλούς ρυθμούς ζήτηση σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στην ηλεκτροπαραγωγή από το 2000 και έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον. Συνολικά οι προγραμματισμένες επενδύσεις από το 2000 είναι 12348,5 MW και οι προγραμματισμένες αποξηλώσεις την ίδια περίοδο 12304 MW.

Πίνακας 4.17: Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς στην Τουρκία

Πίνακας 4.18:Προγραμματισμένες επενδύσεις στην Τουρκία

## Αποτελέσματα του σεναρίου αναφοράς

### Αποτελέσματα του σεναρίου αναφοράς στην περιοχή

Η ταχύτατη ανάπτυξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οδηγεί σε μερική αναδιάρθρωση του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Αναμένονται σημαντικές μεταβολές στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή, στη συμμετοχή και κατανάλωση των ενεργειακών καυσίμων, στο κόστος λειτουργίας του τομέα, στις τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, στις εκπομπές αέριων ρύπων, κ.α.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3,1% (από 264 TWh το 2000 σε 659 TWh το 2030 - αύξηση 150%) στο σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με χαμηλότερο ρυθμό (της τάξης του 2,6% - από 333 TWh το 2000 σε 725 TWh το 2030), συνέπεια της ταυτόχρονης προβλεπόμενης μείωσης των τεχνικών και μη τεχνικών απωλειών (απώλειες δικτύων και ρευματοκλοπή) στις χώρες της περιοχής (από 17,1% της συνολικά προσφερόμενης ενέργειας το 2000 σε 5,9% το 2030).

Η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί από 23,5 TWh σε 40,5 TWh και η συμμετοχή της στη συνολική παραγωγή πέφτει σε 5,5% το 2030 από 7% το 2010. Τα στερεά καύσιμα προβλέπεται να εξακολουθήσουν να έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή, με τη χρήση τους να αυξάνεται διαρκώς. Η παραγωγή από άνθρακα και λιγνίτη προβλέπεται να αυξηθεί από 136 TWh το 2000 σε 253 TWh το 2030 και η συμμετοχή τους να μειωθεί από 41% σε 35% την ίδια περίοδο. Επίσης προβλέπεται ραγδαία διείσδυση του φυσικού αερίου και ο ρόλος του καθίσταται κυρίαρχος από το 2020 στην ηλεκτροπαραγωγή. Η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθεί από 64 TWh σε 271 TWh κατά την περίοδο μελέτης και η συμμετοχή του από 19,2% το 2000 σε 39% το 2025 επί της συνολικής παραγωγής. Παρά τη διαρκή αύξηση της χρήσης του καυσίμου, η συμμετοχή του στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να μειωθεί την τελευταία πενταετία (37,4% το 2030), λόγω της βελτίωσης της οικονομικής αποτελεσματικότητας των στερεών καυσίμων. Επίσης η παραγωγή από πετρελαϊκά προϊόντα αναμένεται να μειωθεί σταδιακά από 25 TWh το 2000 σε 12 TWh το 2030 (μείωση της συμμετοχής τους από 7,7% το 2010 σε 1,7% το 2030). Γενικά τα πετρελαϊκά προϊόντα δεν αναμένεται να συμμετέχουν ιδιαίτερα στην ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής, εκτός από σταθμούς αιχμής και ειδικές περιπτώσεις (π.χ. νησιά στην Ελλάδα).

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παρουσιάζουν τη σημαντικότερη εξέλιξη στο σενάριο αναφοράς είναι η αιολική ενέργεια και η βιομάζα. Η παραγωγή από αιολική ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί από 0,48 TWh το 2000 σε 27 TWh το 2030, και από βιομάζα από 0,73 TWh σε 19 TWh την ίδια περίοδο. Παρά την προβλεπόμενη αύξηση της παραγωγής από τις δύο παραπάνω μορφές, η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να μειωθεί από 24,5% το 2000 σε 19,9% το 2030, καθώς η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια, που αποτελεί τη σημαντικότερη ανανεώσιμη μορφή για την περιοχή, παρουσιάζει μικρότερους ρυθμούς αύξησης (από 80 TWh το 2000 σε 97 TWh το 2030).

Διάγραμμα 4.1: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά τύπο καυσίμου στο σενάριο αναφοράς

Διάγραμμα 4.2: Συμμετοχή ανά τύπο καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή στο σενάριο αναφοράς

Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή, οδηγεί σε αύξηση της  συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, η οποία προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί (από 95 GW το 2000 σε 174 GW το 2030, ή ποσοστιαία μεταβολή 82%). Οι συνολικές επενδύσεις κατά την περίοδο μελέτης προβλέπεται να είναι 128,5 GW και δεδομένου ότι όλοι αυτοί οι σταθμοί λειτουργούν το 2030, η αναλογία παλαιών και νέων σταθμών στο σύστημα το 2030 είναι 26% και 74% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα.

Η σημαντικότερη τάση η οποία διαφαίνεται ως συνέπεια των τεχνολογικών μεταβολών και της απελευθέρωσης της αγοράς (εισαγωγή μικρότερων εταιριών που προτιμούν επενδύσεις σε τεχνολογίες με μικρότερο κεφαλαιουχικό κόστος και περισσότερο αποδοτικές) είναι η στροφή σε ένα σύστημα που θα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φυσικό αέριο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην εκτεταμένη χρήση των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου κυρίως. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 46,2 GW (ή 354%) σε σχέση με το 2000. Το 2030 η ισχύς τους αποτελεί ποσοστό 34% (59,3 GW) επί της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος.

Η αύξηση του μεριδίου των μονάδων φυσικού αερίου επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εις βάρος των σταθμών στερεών καυσίμων και των πυρηνικών σταθμών. Μετά το 2010, αναμένονται επενδύσεις σε πυρηνικούς σταθμούς κυρίως προς αντικατάσταση των παλαιών σταθμών που τίθενται εκτός λειτουργίας κατά την περίοδο μελέτης. Η εγκατεστημένη ισχύς των πυρηνικών σταθμών φτάνει τα 5,1 GW το 2030 (από 4,46 GW to 2010). Το μερίδιο των σταθμών στερεών καυσίμων επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος προβλέπεται να πέσει σε 27% (ή 46,7 GW) το 2030 από 37% το 2000.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπεται να έχουν σημαντικό ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή μελλοντικά. Ωστόσο η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των υδροηλεκτρικών σταθμών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με μικρούς ρυθμούς κατά την περίοδο μελέτης (από 31,8 GW το 2000 σε 38 GW το 2030). Κατά συνέπεια το μερίδιο των μονάδων ανανεώσιμων στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ αναμένεται να μειωθεί από 33,4% το 2000 σε 21,8% το 2030. Αντίθετα αναμένεται σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ανεμογεννητριών σε 12,5 GW το 2030 (από 0,2 GW το 2010) και των μονάδων βιομάζας σε 6,4 GW το 2030 (από 0,4 GW το 2000).

Διάγραμμα 4.3: Εγκατεστημένη Ισχύς ανά τύπο καυσίμου στο σενάριο αναφοράς

Διάγραμμα 4.4: Επενδύσεις ανά τύπο καυσίμου στο σενάριο αναφοράς

Όπως προαναφέρθηκε στην ανάλυση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η βιωσιμότητα του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής προϋποθέτει την αύξηση των τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το 2000 ο τομέας λειτουργούσε με ζημία στις περισσότερες χώρες της περιοχής. Η μέση τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί απότομα το 2005, και να ακολουθήσει αυξητική τάση (με χαμηλότερο ρυθμό) και την υπόλοιπη περίοδο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις προβλέπονται στον οικιακό τομέα, ενώ η τιμή πώλησης στη βιομηχανία και στον τριτογενή τομέα αναμένεται να αυξηθούν με πιο ήπιους ρυθμούς. Τελικά η μέση τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 83 €/ΜWh από 60 €/MWh κατά το έτος βάσης (αύξηση 38,3%).

Η προβλεπόμενη ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στις χώρες της περιοχής αναμένεται να οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό του λειτουργικού κόστους του τομέα από 18,2 δις € το 2000 σε 45,8 δις € το 2030. Το μέσο συνολικό κόστος λειτουργίας προβλέπεται να αυξηθεί από 46,8 €/MWh σε 53,9 €/MWh την ίδια περίοδο. Το μέσο μεταβλητό κόστος αναμένεται να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα (32,4 €/MWh το 2010) και μεσοπρόθεσμα (33 €/MWh το 2020) σε σχέση με τα επίπεδα του 2000 (29,56 €/MWh), λόγω της διείσδυσης του φυσικού αερίου με υψηλούς ρυθμούς. Μακροπρόθεσμα προβλέπεται μείωση του μέσου συνολικού κόστους σε 32,74 €/MWh το 2030, καθώς τα στερεά καύσιμα επανακάμπτουν. Αντίθετα το μέσο σταθερό κόστος αναμένεται να μειωθεί από 17,19 €/MWh το 2000 σε 16,39 €/MWh το 2020, λόγω της εκτενούς χρήσης μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (χαμηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος). Οι επενδύσεις σε θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων κυρίως προβλέπεται να επιβαρύνουν το μέσο σταθερό κόστος το οποίο φτάνει τα 21,12 €/MWh το 2030 στο σενάριο αναφοράς.

Διάγραμμα 4.5: Τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο σενάριο αναφοράς

Διάγραμμα 4.6: Κόστος του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στο σενάριο αναφοράς

Η διείσδυση του φυσικού αερίου με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τα στερεά καύσιμα και η σημαντική συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, προβλέπεται να οδηγήσουν σε μείωση του δείκτη ανθρακικής έντασης (εκπομπές CO2/παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού). Έτσι παρά την προβλεπόμενη σημαντική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικούς σταθμούς ορυκτών καυσίμων και συνεπώς την αύξηση των εκπομπών CO2 από 232 Mtn το 2000 σε 320 Mtn το 2030 (αύξηση της τάξης του 37,8%), ο δείκτης ανθρακικής έντασης αναμένεται να μειωθεί από 0,51 tn CO2/MWh σε 0,36 tn CO2/MWh. Αναλυτικά η εξέλιξη των συνολικών εκπομπών CO2 και του δείκτη ανθρακικής έντασης κατά την περίοδο μελέτης παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 4.7: Εκπομπές CO2 και ανθρακική ένταση στο σενάριο αναφοράς

### Αποτελέσματα του σεναρίου αναφοράς ανά χώρα

#### Αλβανία

Βάση των υποθέσεων του σεναρίου αναφοράς, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 2,2% κατά την περίοδο μελέτης (αύξηση από 3,6 TWh το 2000 σε 6,9 TWh το 2030). Ωστόσο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με χαμηλότερο μέσο ετήσιο ρυθμό (της τάξης του 1,2% - από 4,7 TWh σε 6,8 TWh), συνέπεια της προβλεπόμενης σημαντικής μείωσης των απωλειών του συστήματος (απώλειες των δικτύων και ρευματοκλοπή) από 36% το 2000 σε 6% το 2030. Συγχρόνως προβλέπεται μείωση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο μελέτης (από 1 TWh το 2000 σε 0,59 TWh το 2030). Το 2030, 85,4% της παραγόμενης ενέργειας προέρχεται από υδροηλεκτρικές μονάδες (σε σχέση με 97% το 2000). Μερίδιο στην παραγωγή αποκτούν και οι λοιπές ανανεώσιμες (κυρίως βιομάζα - 7,6% το 2030 από μηδενική συμμετοχή το 2000). Επίσης το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί κατά την περίοδο μελέτης (από 3,1% το 2000 σε 7% το 2030).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί από 1,7 GW το 2000 σε 2,65 GW το 2030 (αύξηση 54%). Η εγκατεστημένη ισχύς των υδροηλεκτρικών σταθμών προβλέπεται να αυξηθεί από 1,6 GW το 2000 σε 2 GW το 2030 (77% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος) και των θερμικών σταθμών κατά 0,34 GW την ίδια περίοδο (0,47 GW το 2030).

Το συνολικό κόστος λειτουργίας της ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί από 0,18 δις € το 2000 σε 0,38 δις € το 2030 και το μέσο συνολικό κόστος παραγωγής να αυξηθεί από 42,4 €/MWh σε 49,8 €/MWh κατά την ίδια περίοδο. Επίσης αναμένεται αύξηση της μέσης τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί, από 37 €/MWh το 2000 σε 67 €/MWh το 2030.

Σχετικά με τις εκπομπές CO2, η Αλβανία προβλέπεται να παραμείνει η λιγότερο ρυπογόνος χώρα της περιοχής και ο δείκτης ανθρακικής έντασης να μην ξεπεράσει τους 0,05 tn CO2/MWh.

#### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη Βοσνία αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 2,3% (από 5,9 TWh το 2000 σε 11,6 TWh το 2030). Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βοσνία προβλέπεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 1,4% κατά την περίοδο μελέτης (από 9,3 TWh το 2000 σε 14,1 TWh) και οι απώλειες των δικτύων επί της συνολικής προσφερόμενης ενέργειας αναμένεται να μειωθούν από 20,2% το 2000 σε 4,5% το 2030. Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν βραχυπρόθεσμα (1,71 TWh το 2010 από 1,06 TWh το 2000) κι έπειτα να μειωθούν, αλλά να παραμείνουν μεγαλύτερες από τα επίπεδα του 2000 (1,3 TWh το 2030). Η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια παρουσιάζει σταδιακή αύξηση στο σενάριο αναφοράς, φτάνοντας τις 6,4 TWh το 2030 από 5,1 TWh το 2000. Επίσης προβλέπεται αύξηση της παραγωγής από άνθρακα σε 6,1 TWh το 2030 από 4,1 TWh το 2000. Η συμμετοχή της παραγωγής από τις δύο παραπάνω πηγές αναμένεται μεγαλύτερη από 89% επί της συνολικής παραγωγής κατά την περίοδο μελέτης. Μερίδιο στην παραγωγή αποκτούν η βιομάζα και το φυσικό αέριο (6,1% και 4,1% αντίστοιχα το 2030). Αντίθετα ο λιγνίτης και τα πετρελαϊκά προϊόντα προβλέπεται να συμμετέχουν στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2005 και το 2020 αντίστοιχα.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί από 3,8 GW το 2000 σε 5,1 GW το 2030 (αύξηση 33%). Η εγκατεστημένη ισχύς των υδροηλεκτρικών σταθμών αναμένεται να αυξηθεί από 1,98 GW το 2000 σε 2,44 GW το 2030 και των ανθρακικών σταθμών από 1,76 GW σε 2,27 GW κατά την περίοδο μελέτης. Επιπλέον προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε μονάδες βιομάζας και φυσικού αερίου. Η εγκατεστημένη τους ισχύς το 2030 αναμένεται να φτάσει τα 0,12 GW και 0,13 GW αντίστοιχα (μηδενική εγκατεστημένη ισχύς το 2000).

Το μέσο συνολικό κόστος του τομέα της χώρας αναμένεται να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα και εν συνεχεία να μειωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2000. Το 2030 το μέσο συνολικό κόστος αναμένεται να έχει μειωθεί κατά 11,3 €/MWh σε σχέση με το 2000 (51,2 €/MWh το 2030). Το συνολικό κόστος λειτουργίας προβλέπεται να αυξηθεί από 0,6 δις € σε 0,85 δις € το 2030. Συγχρόνως προβλέπεται και αύξηση της μέσης τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο τομέας της χώρας λειτουργούσε με ζημία το 2000, ενώ από το 2005 παρουσιάζει κέρδη. Η μέση τιμή πώλησης προβλέπεται να αυξηθεί σταδιακά από 69 €/MWh σε 82,9 €/MWh, παρότι μόνο ο οικιακός τομέας αναμένεται να αντιμετωπίσει αυξήσεις. Η τιμή πώλησης στον οικιακό τομέα αυξάνεται από 59 €/MWh το 2000 σε 89 €/MWh το 2030 στο σενάριο αναφοράς, ενώ η τιμή πώλησης στη βιομηχανία μειώνεται από 69 €/MWh σε 39 €/MWh την ίδια περίοδο.

Η προβλεπόμενη αντικατάσταση των παλαιών σταθμών στερεών καυσίμων κυρίως, από νέους λιγότερο ρυπογόνους σταθμούς άνθρακα από το 2015, θα επιφέρει μείωση τόσο των συνολικών εκπομπών όσο και της ανθρακικής έντασης. Οι συνολικές εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν από 7,67 Mtn το 2000 σε 5,35 Mtn το 2030 και η ανθρακική ένταση από 0,59 tn CO2/MWh σε 0,28 tn CO2/MWh την ίδια περίοδο.

#### Βουλγαρία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 1,6% κατά την περίοδο μελέτης (από 25,5 TWh το 2000 σε 40,8 TWh το 2030). Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 0,8% την ίδια περίοδο (από 40,7 TWh το 2000 σε 51,4 TWh το 2030). Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση βραχυπρόθεσμα (6,38 TWh το 2010) σε σχέση με το 2000 (4,62 TWh) κι έπειτα να μειωθούν φτάνοντας τις 4,77 TWh το 2030. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζεται στην παραγωγή από πυρηνική ενέργεια και στερεά καύσιμα (κυρίως λιγνίτης). Η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια προβλέπεται να μειωθεί βραχυπρόθεσμα (12,74 TWh το 2010), λόγω της αναμενόμενης αποξήλωσης μέρους του σταθμού του Kozloduj, ενώ μακροπρόθεσμα προβλέπεται να επανακάμψει στα επίπεδα παραγωγής του 2000 (17 TWh το 2030). Το κενό καλύπτεται κυρίως από στερεά καύσιμα και φυσικό αέριο. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα αυξάνεται από 17,3 TWh το 2000 σε 21,6 TWh το 2030 στο σενάριο αναφοράς και η συμμετοχή τους παραμένει σχεδόν σταθερή σε σχέση με το 2000 (περίπου 42%). Το μερίδιο του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας προβλέπεται να υπερτριπλασιαστεί κατά την περίοδο μελέτης (από 3,8% το 2000 σε 13,1% το 2030). Επίσης αναμένεται να ενισχυθεί ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή να αυξηθεί από 6,6% το 2000 σε 10,1% το 2030. Η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται να αυξηθεί από 2,6 TWh το 2000 σε 3,6 TWh το 2030. Από το 2010 αναμένεται συμμετοχή της βιομάζας και της αιολικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή (συνολικά 1,5 TWh το 2030).

Η εγκατεστημένη ισχύς του τομέα προβλέπεται να μειωθεί από 12,7 GW το 2000 σε 12,2 GW το 2030. Ο σταθμός του Kozloduj προβλέπεται να τεθεί εκτός λειτουργίας κατά την περίοδο μελέτης και η εγκατεστημένη ισχύς των πυρηνικών σταθμών να μειωθεί από 3,8 GW το 2000 σε 2,2 GW το 2030. Επίσης αναμένεται και μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών στερεών καυσίμων από 5,4 GW σε 3,7 GW την ίδια περίοδο. Αντίθετα η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου προβλέπεται να αυξηθεί από 0,4 GW το 2000 σε 2,4 GW το 2030, λόγω των επενδύσεων σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου του καυσίμου, και των μονάδων ανανεώσιμων πηγών από 2,5 GW σε 4,1 GW την ίδια περίοδο.

Βραχυπρόθεσμα το μέσο συνολικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί σε μικρό βαθμό, λόγω της αύξησης του μεταβλητού κόστους (μειώνεται η παραγωγή φτηνής πυρηνικής ενέργειας). Οι επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά το μέσο σταθερό κόστος, ενώ το μέσο μεταβλητό κόστος προβλέπεται να μειωθεί (αποδοτικότερες μονάδες, λιγότερη κατανάλωση καυσίμου). Τελικά το μέσο συνολικό κόστος αναμένεται να αυξηθεί από 38,8 €/MWh το 2000 σε 50,8 €/MWh το 2030 και η χώρα θα παραμένει από τους φτηνότερους παραγωγούς στην περιοχή. Το συνολικό κόστος λειτουργίας του τομέα αναμένεται να αυξηθεί από 1,6 δις € σε 3 δις € την ίδια περίοδο. Οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να υπερδιπλασιαστούν φτάνοντας τα 87,5 €/MWh από 40,1 €/MWh. Όλοι οι τομείς κατανάλωσης αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξήσεις, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στον οικιακό τομέα (96 €/MWh από 39 €/MWh-αύξηση 145%) και στον τριτογενή τομέα (115 €/MWh από 64 €/MWh-αύξηση 80%).

Η αναμενόμενη εντατικοποίηση της χρήσης των στερεών καυσίμων την πρώτη δεκαετία οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών CO2 (30 Mtn το 2010 από 25,1 Mtn το 2000). Οι εκπομπές προβλέπεται να μειωθούν μεσοπρόθεσμα (28,2 Mtn το 2020), καθώς αυξάνεται η παραγωγή από τους πυρηνικούς σταθμούς κι έπειτα να πέσουν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του έτους βάσης (24,1 Mtn το 2030). Η ανθρακική ένταση προβλέπεται να μειωθεί από 0,45 tn CO2/MWh το 2000 σε 0,34 tn CO2/MWh το 2030.

#### Ελλάδα

Βάση των υποθέσεων του σεναρίου αναφοράς, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 2,1% κατά την περίοδο μελέτης (από 45 TWh το 2000 σε 83,5 TWh το 2030 - πιο έντονα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα). Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί με παρόμοιο ρυθμό κατά την περίοδο μελέτης (μέσος ετήσιος ρυθμός της τάξης του 1,8% - από 53,3 TWh το 2000 σε 90,7 TWh το 2030). Επίσης η χώρα αναμένεται να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να ικανοποιήσει τη ζήτησή της μελλοντικά (2,04 TWh το 2030 από μηδενικές εισαγωγές το 2000). Η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί στο σενάριο αναφοράς κατά την περίοδο μελέτης (από 5,9 ΤWh το 2000 σε 20,7 TWh το 2030). Σημαντική προβλέπεται να είναι και η αύξηση της παραγωγής από στερεά καύσιμα, από 34,2 TWh σε 44,1 TWh την ίδια περίοδο. Η χρήση των πετρελαϊκών προϊόντων στην ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να περιοριστεί κυρίως στα απομονωμένα νησιά και η παραγωγή από αυτά να μειωθεί από 8,7 TWh το 2000 σε 6,3 TWh το 2030. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά (21,6% το 2030 από 8,6% το 2000) εις βάρος των στερών καυσίμων και των πετρελαϊκών προϊόντων. Τη σημαντικότερη εξέλιξη στο σενάριο αναφοράς παρουσιάζει η παραγωγή από αιολική ενέργεια, η οποία συμμετέχει σε ποσοστό 13% το 2030 (από 0,8% το 2000). Επίσης αναμένεται και αύξηση της συμμετοχής της βιομάζας από 0,8% το 2000 σε 3,4% το 2030. Αντίθετα η συμμετοχή της υδροηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί από 6,9% σε 5,1% την ίδια περίοδο.

Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 11,5 GW το 2000 σε 24,6 GW το 2030. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί από 1,1 GW σε 7 GW την ίδια περίοδο. Το μερίδιο των θερμικών σταθμών στερεών καυσίμων στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ προβλέπεται να πέσει σε 25,5% το 2030 (από 42,7% το 2000). Επίσης η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων πηγών αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί (από 3,6 GW το 2000 σε 9,4 GW το 2030), κυρίως λόγω των επενδύσεων σε ανεμογεννήτριες (4,4 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 από 0,19 GW το 2000).

Η Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει το υψηλότερο μέσο κόστος παραγωγής στην περιοχή. Η προβλεπόμενη εξέλιξη του κλάδου, έχει ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του συνολικού κόστους λειτουργίας του, από 3,45 δις € το 2000 σε 7,14 δις € το 2030. Η ανάπτυξη του τομέα, θα οδηγήσει σε αύξηση του μέσου σταθερού κόστους κατά 10 €/MWh, επακόλουθα και του μέσου συνολικού κόστους από 55,2 €/MWh το 2000 σε 65,4 €/MWh το 2030. Αντίθετα το μέσο μεταβλητό κόστος του τομέα αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το έτος βάσης (περίπου 42 €/MWh). Η μέση τιμή πώλησης αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 €/MWh το 2030 σε σχέση με το 2000 (100 €/MWh το 2030). Ο οικιακός τομέας, που κατά το έτος βάσης επιδοτείται έμμεσα από τον τριτογενή τομέα, παρουσιάζει τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο σενάριο αναφοράς, από 68,7 €/MWh το 2000 σε 110,3 €/MWh το 2030 (αύξηση 60,7%). Μεγάλες αυξήσεις αναμένεται να αντιμετωπίσει και ο τριτογενής τομέας (από 89,7 €/MWh σε 118,6 €/MWh την ίδια περίοδο).

Καθώς η συμμετοχή του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, οι συνολικές εκπομπές CO2 προβλέπεται να αυξηθούν αργά και ο δείκτης ανθρακικής έντασης να μειωθεί. Τελικά οι εκπομπές αναμένεται να αυξηθούν κατά 4 Mtn (52,4 Mtn CO2 το 2030) και ο δείκτης ανθρακικής έντασης να μειωθεί από 0,68 tn CO2/MWh το 2000 σε 0,45 tn CO2/MWh το 2030.

#### Κροατία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κροατία αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 2,7% κατά την περίοδο μελέτης (αύξηση από 12,2 TWh το 2000 σε 27,4 TWh το 2030). Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί με υψηλότερο ρυθμό (της τάξης του 3,5% - από 10,7 TWh σε 29,8 TWh την ίδια περίοδο), καθώς αναμένεται μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (από 4 TWh το 2000 σε 0,55 TWh το 2030). Τη σημαντικότερη εξέλιξη στο σενάριο αναφοράς παρουσιάζει η παραγωγή από φυσικό αέριο, η οποία αυξάνεται από 1,6 TWh το 2000 σε 12,2 TWh το 2030. Σημαντική αναμένεται και η αύξηση της παραγωγής από άνθρακα. Η συμμετοχή του καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να φτάσει το 24,6% επί της συνολικής παραγωγής το 2030 (από 14,5% το 2000). Επίσης αναμένεται και αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (υδροηλεκτρική ενέργεια και βιομάζα) από 5,9 TWh το 2000 σε 9,6 TWh το 2030 (αύξηση 62,5%). Ωστόσο η συμμετοχή τους προβλέπεται να μειωθεί από 55% σε 32% την ίδια περίοδο.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί από 3,6 GW το 2000 σε 6,2 GW το 2030 (αύξηση 70,4%). Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου αυξάνεται από 0,8 GW σε 2,1 GW την ίδια περίοδο, λόγω των αναμενόμενων επενδύσεων σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου του καυσίμου. Επίσης αναμένεται και αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ανθρακικών σταθμών από 0,34 GW το 2000 σε 1 GW το 2030, οπότε η εγκατεστημένη ισχύς των θερμικών μονάδων ορυκτών καυσίμων φτάνει το 52,4% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2030 (από 42% το 2000). Η σχετική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων ανανεώσιμων πηγών είναι της τάξης του 35% κατά την περίοδο μελέτης (από 2,4 GW το 2000 σε 3,2 GW το 2030).

Το κόστος λειτουργίας του τομέα αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί κατά την περίοδο μελέτης (από 0,82 δις € το 2000 σε 1,97 δις € το 2030). Το μέσο συνολικό κόστος αναμένεται επίσης να αυξηθεί, έντονα βραχυπρόθεσμα κι έπειτα πιο ήπια, μεταβολή που οφείλεται αποκλειστικά στην προβλεπόμενη αύξηση του μεταβλητού κόστους λειτουργίας του τομέα  (κόστος των καυσίμων). Έτσι το μέσο συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 63 €/MWh το 2030 από 53 €/MWh κατά το έτος βάσης. Παρά τις ήδη υψηλές τιμές ηλεκτρισμού σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή, και στην Κροατία οι καταναλωτές αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξήσεις. Η μέση τιμή πώλησης θα αυξηθεί περίπου κατά 19,5 €/MWh (88,7 €/MWh το 2030). Οι σημαντικότεροι τομείς κατανάλωσης (οικιακός, τριτογενής) της χώρας αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυξήσεις της τάξης των 15 €/MWh και άνω.

Η προβλεπόμενη αύξηση της παραγωγής από θερμικές μονάδες θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων, καθώς οι εκπομπές CO2 αναμένεται να αυξηθούν από 4,5 Mtn το 2000 σε 11,4 Mtn το 2030 στο σενάριο αναφοράς. Η αύξηση αυτή θα επηρεάσει λιγότερο το δείκτη ανθρακικής έντασης της χώρας, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί από 0,32 tn CO2/MWh σε 0,34 tn CO2/MWh την ίδια περίοδο. Η μικρή αυτή αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι το καύσιμο που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως στην ηλεκτροπαραγωγή είναι το φυσικό αέριο.

#### ΠΓΔΜ

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΠΓΔΜ αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 2% κατά την περίοδο μελέτης (από 5,4 TWh το 2000 σε 9,7 TWh το 2030). Ωστόσο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί με σημαντικά μικρότερο ρυθμό (της τάξης του 0,7% - από 6,8 TWh το 2000 σε 8,4 TWh το 2030), συνέπεια της αναμενόμενης μείωσης των απωλειών (από 14,9% σε 4,1% της συνολικής προσφερόμενης ενέργειας την ίδια περίοδο) και της προβλεπόμενης αύξησης των εισαγωγών (από 0,11 TWh το 2000 σε 2,2 TWh το 2030). Η ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να εξακολουθήσει να στηρίζεται στις εγχώριες ενεργειακές πηγές. Ο εγχώριος λιγνίτης αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα. Η παραγωγή από λιγνίτη αναμένεται να μειωθεί βραχυπρόθεσμα σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής το 2000 (4,67 TWh το 2010 από 5,2 TWh το 2000). Έπειτα η παραγωγή από το καύσιμο προβλέπεται να ανακάμψει, φτάνοντας τις 6,2 TWh το 2030. Ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών αναμένεται να ενισχυθεί και η συμμετοχή τους να αυξηθεί από 17,2% το 2000 σε 26,5% το 2030. Η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται να φτάσει τις 1,7 TWh το 2030 (από 1,2 TWh το 2000). Επίσης προβλέπεται και συμμετοχή της βιομάζας στην ηλεκτροπαραγωγή από το 2015 (5,9% το 2030).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της χώρας αναμένεται να αυξηθεί από 1,5 GW το 2000 σε 2 GW το 2030 (αύξηση 34%). Η εγκατεστημένη ισχύς των λιγνιτικών σταθμών προβλέπεται να αυξηθεί από 0,8 GW το 2000 σε 0,985 GW το 2030 και των μονάδων ανανεώσιμων πηγών από 0,54 GW σε 0,88 GW την ίδια περίοδο.

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του συστήματος αναμένεται να αυξηθεί σε 0,8 δις € το 2030 από 0,4 δις € το 2000. Το μέσο συνολικό κόστος κατά την περίοδο μελέτης αναμένεται να αυξηθεί σε 56,6 €/MWh (κατά 12,5 €/MWh), κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία οπότε προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι περισσότερες επενδύσεις. Επίσης η μέση τιμή πώλησης προβλέπεται να αυξηθεί από 37,1 €/MWh σε 91,3 €/MWh την ίδια περίοδο. Όλοι οι τομείς αντιμετωπίζουν αυξήσεις στο σενάριο αναφοράς. Οι σημαντικότερες αυξήσεις παρουσιάζονται στον οικιακό τομέα (από 39 €/MWh το 2000 σε 97,3 €/MWh το 2030).

Οι συνολικές εκπομπές προβλέπεται να ακολουθήσουν πορεία ανάλογη με αυτή της παραγωγής από λιγνίτη. Κατά συνέπεια αναμένεται να μειωθούν μέχρι το 2015 (6,17 Mtn) κι έπειτα να αυξηθούν, ξεπερνώντας τα επίπεδα εκπομπών του έτους βάσης (από 6,79 Mtn CO2 το 2000 σε 7,10 Mtn CO2 το 2030). Ωστόσο ο δείκτης ανθρακικής έντασης προβλέπεται να μειωθεί από 0,66 tn CO2/MWh σε 0,55 tn CO2/MWh την ίδια περίοδο, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

#### Ρουμανία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 2,8% στο σενάριο αναφοράς (από 41,3 TWh το 2000 σε 94,8 TWh το 2030). Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί την ίδια περίοδο (από 52 TWh  σε 107 TWh - μέσος ετήσιος ρυθμός της τάξης του 2,4%). Τη σημαντικότερη συνεισφορά σε αυτήν την αύξηση έχει η παραγωγή από στερεά καύσιμα και φυσικό αέριο. Το μερίδιο στη συνολική παραγωγή των δύο παραπάνω καυσίμων προβλέπεται να είναι 39,7% και 25,4% αντίστοιχα το 2030 (από 36,3% και 17,4% το 2000) επί της συνολικής παραγωγής. Σημαντική αναμένεται να είναι και η αύξηση της παραγωγής από πυρηνική ενέργεια, από 5,5 TWh το 2000 σε 13 TWh το 2030. Αντίθετα η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών αναμένεται να μειωθεί από 28,5% σε 20,6% την ίδια περίοδο. Η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται σε 19,3 TWh το 2030 (από 14,8 TWh το 2000). Επίσης μερίδιο στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αποκτήσει και η βιομάζα μετά το 2015 (συμμετοχή 2% το 2030 από σχεδόν μηδενική συμμετοχή το 2000) αλλά και η αιολική ενέργεια μετά το 2025 (συμμετοχή 0,5% το 2030 από μηδενική συμμετοχή).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί από 22,7 GW το 2000 σε 23,2 GW το 2030. Η εγκατεστημένη ισχύς των πυρηνικών σταθμών προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί, από 0,7 GW σε 1,6 GW την ίδια περίοδο. Επίσης προβλέπεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων φυσικού αερίου από 3,3 GW το 2000 σε 5,5 GW το 2030, λόγω των επενδύσεων σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου του καυσίμου. Αντίθετα η εγκατεστημένη ισχύς των θερμικών σταθμών στερεών καυσίμων αναμένεται να μειωθεί σε 7,6 GW το 2030 (από 9,2 GW το 2000). Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να αυξήσουν την εγκατεστημένη ισχύ τους κατά 45% (8,8 GW το 2030).

Η προβλεπόμενη ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, έχει ως άμεσο επακόλουθο την αύξηση του κόστους λειτουργίας του, το οποίο τελικά προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί (6,4 δις € το 2030 από 3,1 δις € το 2000). Η Ρουμανία προβλέπεται να είναι ο πιο φτηνός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή με το μέσο συνολικό κόστος το 2030 να είναι 38,8 €/MWh, όταν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής υπερβαίνει τα 50 €/MWh. Η αύξηση του μέσου συνολικού κόστους είναι της τάξης των 3 €/MWh στο σενάριο αναφοράς κατά την περίοδο μελέτης. Επίσης αναμένεται αύξηση της μέσης τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προβλεπόμενες αυξήσεις των τιμών επιφέρουν κέρδη στον τομέα, ο οποίος λειτουργούσε με ζημία το 2000. Η μέση τιμή πώλησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 75,3 €/MWh το 2030 (από 43,6 €/MWh το 2000). Τις σημαντικότερες αυξήσεις προβλέπεται να αντιμετωπίσει ο οικιακός τομέας (από 44 €/MWh σε 94 €/MWh-αύξηση 114%) ακολουθούμενος από τον τριτογενή τομέα (από 55 €/MWh σε 85 €/MWh-αύξηση 56%).

Καθώς ο κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής αναπτύσσεται και οι θερμικές μονάδες αναμένεται να έχουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτόν, οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να αυξηθούν, από 39,1 Mtn το 2000 σε 47,8 Mtn το 2030. Η προβλεπόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου με υψηλούς ρυθμούς κυρίως, συντελεί στη μείωση του δείκτη ανθρακικής έντασης της χώρας (0,27 tn CO2/MWh το 2030 από 0,40 tn CO2/MWh το 2000).

#### Σερβία-Μαυροβούνιο

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 2,3% κατά την περίοδο μελέτης (από 26,7 TWh το 2010 σε 52,7 TWh το 2030). Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί με παρόμοιο ρυθμό (της τάξης του 2,2% - από 31 TWh σε 59,6 TWh την ίδια περίοδο). Συγχρόνως αναμένεται σημαντική μείωση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο μελέτης (από 3,91 TWh το 2000 σε 0,88 TWh το 2030). Η ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζεται στην εκμετάλλευση του εγχώριου λιγνίτη. Η παραγωγή από λιγνίτη υπερδιπλασιάζεται στο σενάριο αναφοράς (από 18,9 TWh το 2000 σε 41,7 TWh το 2030). Επίσης αναμένεται και αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή σε 3,3% το 2030 (από 1% το 2000). Αντίθετα η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών προβλέπεται να μειωθεί σε 26,5% το 2030 (από 37% το 2000), παρά την αύξηση της παραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργεια (14,2 TWh το 2030 από 11,5 TWh το 2000) και τη συμμετοχή της βιομάζας στην ηλεκτροπαραγωγή, κυρίως από το 2015 (συμμετοχή 2,5% το 2030 από μηδενική συμμετοχή το 2000).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί από 9,5 GW το 2000 σε 16 GW το 2030. Τις σημαντικότερες αυξήσεις της εγκατεστημένης ισχύος τους παρουσιάζουν οι θερμικοί σταθμοί ορυκτών καυσίμων στο σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των λιγνιτικών σταθμών προβλέπεται να φτάσει τα 8 GW το 2030 (από 5,7 GW το 2000) και των μονάδων φυσικού αερίου τα 3,5 GW το ίδιο έτος (από 0,37 GW το 2000). Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να αυξηθεί από 3,8 GW το 2000 σε 5,1 GW το 2030.

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής της Σερβίας αναμένεται να εμφανίσει αναλογικά τη μεγαλύτερη αύξηση του συνολικού κόστους λειτουργίας από τις χώρες της περιοχής. Το συνολικό κόστος προβλέπεται σχεδόν να τριπλασιαστεί κατά την περίοδο μελέτης (από 1,43 δις € το 2000 σε 4,2 δις € το 2030). Το μέσο σταθερό κόστος αναμένεται να αυξηθεί κατά 10 €/MWh (19,8 €/MWh το 2030 από 9,86 €/MWh το 2000) και το μέσο μεταβλητό κόστος κατά 12,6 €/MWh (34,5 €/MWh από 21,9 €/MWh την ίδια περίοδο). Τελικά το μέσο συνολικό κόστος προβλέπεται να φτάσει τα 54,3 €/MWh το 2030 (από 31,7 €/MWh το 2000). Αλλά και οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις αναλογικά, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα και εν μέρει στις πολύ χαμηλές αρχικές τιμές. Η μέση τιμή πώλησης προβλέπεται να αυξηθεί απότομα το 2005 και να συνεχίσει να αυξάνεται με πιο ήπιους ρυθμούς έπειτα, φτάνοντας τα  93,3 €/MWh (από 23,6 €/MWh το 2000). Όλοι οι κλάδοι αντιμετωπίζουν σημαντικές αυξήσεις στο σενάριο αναφοράς (της τάξης του 200% και άνω).

Η εντατικότερη χρήση του λιγνίτη με την πάροδο του χρόνου, αναμένεται να επιφέρει αύξηση των εκπομπών CO2. Όμως η προβλεπόμενη αντικατάσταση των παλαιών πιο ρυπογόνων λιγνιτικών σταθμών από νέους μετά το 2020, θα συντελέσει στη μείωση του δείκτη ανθρακικής έντασης. Οι συνολικές εκπομπές τελικά προβλέπεται να αυξηθούν σε 41,4 Mtn CO2 το 2030 (από 28,3 Mtn CO2 το 2000), και ο δείκτης ανθρακικής έντασης να μειωθεί σε 0,49 tn CO2/MWh το ίδιο έτος (από 0,57 tn CO2/MWh το 2000).

#### Τουρκία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο ρυθμό αύξησης στην περιοχή στο σενάριο αναφοράς (της τάξης του 4,1% - από 98,3 TWh το 2000 σε 331,7 TWh το 2030). Επίσης και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με τους υψηλότερους ρυθμούς στην περιοχή (της τάξης του 3,6% - από 124,8 TWh σε 357 TWh την ίδια περίοδο). Τη σημαντικότερη συνεισφορά σε αυτήν την αύξηση προβλέπεται να έχει το φυσικό αέριο. Η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθεί από 45,5 TWh το 2000 σε 201,8 TWh το 2030 και η συμμετοχή του στην ηλεκτροπαραγωγή να φτάσει το 56,5% το 2030 (από 36,5% το 2000). Η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να μειωθεί βραχυπρόθεσμα (32,9 TWh το 2010) και στη συνέχεια να αυξηθεί φτάνοντας τις 84 TWh το 2030 (από 36 TWh το 2000). Μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή αποκτά και η πυρηνική ενέργεια από το 2025 (συμμετοχή 2,8% το 2030). Παρότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές προβλέπεται να αυξηθεί σε 56,3 TWh το 2030 (από 31,2 TWh το 2000), η συμμετοχή τους στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή μειώνεται σε 15,8% το 2030 (από 25% το 2000). Τη σημαντικότερη εξέλιξη στο σενάριο αναφοράς παρουσιάζει η παραγωγή από αιολική ενέργεια και βιομάζα. Η συμμετοχή τους το 2030 είναι 4% και 2,1% αντίστοιχα (από σχεδόν μηδενική συμμετοχή το 2000). Αντίθετα η συμμετοχή της υδροηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται διαρκώς στο σενάριο αναφοράς και πέφτει σε 9,5% το 2030 (από 24,7% το 2000).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα αναμένεται σχεδόν να τριπλασιαστεί κατά την περίοδο μελέτης (από 28,3 GW το 2000 σε 82,4 GW το 2030). Οι προβλεπόμενες επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου κυρίως, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων του καυσίμου σε 38,5 GW το 2030 (από 7 GW το 2000). Επίσης η εγκατεστημένη ισχύς των θερμικών σταθμών στερεών καυσίμων προβλέπεται να αυξηθεί σε 16,8 GW το 2030 (από 7 GW το 2000). Οι επενδύσεις σε πυρηνικούς σταθμούς από το 2020 αναμένεται να είναι 1,2 GW. Τέλος η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 105% το 2030 σε σχέση με το 2000 (23,6 GW το 2030).

Συνέπεια της προβλεπόμενης ανάπτυξης του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, είναι η αύξηση του λειτουργικού του κόστους. Το συνολικό κόστος το 2030 αναμένεται να φτάσει τα 21 δις €, αυξημένο κατά 14,3 δις € σε σχέση με το 2000. Το μέσο συνολικό κόστος προβλέπεται να μειωθεί μέχρι το 2020 κι έπειτα να αυξηθεί, χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει τα επίπεδα του έτους βάσης (56,9 €/MWh το 2030 από 57,7 €/MWh το 2000). Επίσης αναμένεται μικρή αύξηση της μέσης τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία διαμορφώνεται στα 78,3 €/MWh το 2030 (αύξηση κατά 0,5 €/MWh). Παρότι η μέση τιμή παραμένει σχεδόν σταθερή στο σενάριο αναφοράς, οι τιμές πώλησης στους τομείς κατανάλωσης αναμένεται να μεταβληθούν, με την τιμή της βιομηχανίας να μειώνεται σε 53,2 €/MWh το 2030 (από 69,7 €/MWh το 2000) και την τιμή του οικιακού τομέα να αυξάνεται σε 85,5 €/MWh το 2030 (από 80 €/MWh το 2000).

Η προβλεπόμενη αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών CO2 από 72,5 Mtn το 2000 σε 130,3 Mtn CO2 το 2030. Ωστόσο η εκτενής χρήση του φυσικού αερίου κυρίως, αναμένεται να επιφέρει μείωση του δείκτη ανθρακικής έντασης από 0,51 tn CO2/MWh το 2000 σε 0,33 tn CO2/MWh το 2030.

# ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

## Εισαγωγή

Η διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι περιορισμένη, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παρότι η συμμετοχή του στη ζήτηση των πρωτογενών ενεργειακών πηγών, συνολικά για την περιοχή,  είναι λίγο μικρότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης (23,8% έναντι 24% για την Ευρώπη), στην πραγματικότητα υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της περιοχής. Έτσι υπάρχουν χώρες με σημαντική διείσδυση του καυσίμου (Ουγγαρία-42%, Ρουμανία-38,3%, Ιταλία-33,2%, Τουρκία-23% της ζήτησης τους σε πρωτογενείς ενεργειακούς πόρους) και χώρες με πολύ μικρή διείσδυση (ΠΓΔΜ-3% , Βοσνία-4,6% , Ελλάδα-6,7%). Στις περισσότερες το καύσιμο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και ακολούθως στην ηλεκτροπαραγωγή (στη Βοσνία χρησιμοποιείται μόνο στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα), ενώ στις πιο ώριμες αγορές της περιοχής η ζήτηση του οφείλεται σε όλους τους τομείς. Επίσης η πληθώρα των χωρών καλύπτει τις ανάγκες της με εισαγωγές από τη Ρωσία, εκτός από την Τουρκία (εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική) και τις χώρες της περιοχής που ανήκουν στην Ε.Ε. (Ιταλία, Ελλάδα) και έχουν και άλλους προμηθευτές εκτός της Ρωσίας (LNG από την Αλγερία, κ.α.). Από τις χώρες της περιοχής σημαντική παραγωγή φυσικού αερίου έχουν μόνο η Ρουμανία (περίπου το 70% των εγχώριων αναγκών), η Κροατία (περίπου 60%) και η Ιταλία (λιγότερο από το 20% της εγχώριας κατανάλωσης). Στις υπόλοιπες, οι εισαγωγές καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του 85% της κατανάλωσης (στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Βοσνία, τη ΠΓΔΜ ποσοστό μεταξύ 97%-100%). Αντίστοιχη της ωριμότητας της αγοράς φυσικού αερίου στις χώρες αυτές, είναι και η υποδομή των δικτύων τους: πυκνό δίκτυο στην Ιταλία και τη Ρουμανία, αραιό δίκτυο στις υπόλοιπες χώρες.

Σχετικά με τη νομοθεσία που ισχύει, σε όλες τις χώρες τις περιοχής έχει θεσπιστεί  ανεξάρτητος ρυθμιστής, ενώ στις περισσότερες έχει απελευθερωθεί τμήμα της αγοράς τους, επιτρέποντας τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Εν τούτοις μόνο στις χώρες της Ε.Ε. (με εξαίρεση την Ελλάδα) και στη Ρουμανία έχουν δημιουργηθεί συνθήκες ανταγωνισμού, ενώ στις υπόλοιπες χώρες επικρατεί ακόμα μονοπωλιακό καθεστώς. Οι τιμές συνήθως καθορίζονται ή εγκρίνονται από τις ρυθμιστικές αρχές, χωρίς ωστόσο να ευνοούν πάντα την ανάπτυξη ανταγωνισμού, σε συνδυασμό και με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για την πρόσβαση τρίτων μερών στο δίκτυο.

Ενώ πολλοί αγωγοί συνδέουν με φυσικό τρόπο χώρες της περιοχής, τα δικαιώματα χρήσης τους για μεταφορά φυσικού αερίου, αποδίδονται κατά κύριο λόγο σε μακροχρόνια συμβόλαια ανταλλαγών με τους προμηθευτές τους. Μόνο ποσοστό των διασυνδέσεων μεταξύ των περιφερειακών μελών της περιοχής είναι ανοιχτό σε πλειστηριασμούς. Κατά συνέπεια οι χώρες των Βαλκανίων δεν έχουν πρόσβαση η μία στη αγορά και στις εγκαταστάσεις των άλλων, γεγονός που θα ενίσχυε την ασφάλεια εφοδιασμού τους. Η έλλειψη αυτή, της δυνατότητας χρήσης των συνδέσεων μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων έχει και οικονομικές επιπτώσεις, καθώς εμποδίζεται η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, αφού στις περισσότερες χώρες η εθνική αγορά είναι αρκετά μικρή. Είναι πολύ πιθανό η δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς να οδηγήσει σε μείωση της τιμής του καυσίμου, ευνοώντας την εξάπλωση των δικτύων και την κατανάλωση του καυσίμου σε νέες περιοχές και χρήσεις. Η μείωση του κόστους εφοδιασμού, θα ευνοήσει και τους υπάρχοντες πελάτες, προσφέροντας τους πρόσβαση σε νέες πηγές και εμπορικές ευκαιρίες. Η επέκταση των φυσικών διασυνδέσεων και η αποκατάσταση των νομικών εμποδίων για το εμπόριο φυσικού αερίου μεταξύ των χωρών της περιοχής αποτελούν προϋπόθεση για να επιτευχθεί η ενιαία αγορά.

Παρά την έως τώρα χαμηλή διείσδυση του φυσικού αερίου στις περισσότερες χώρες της περιοχής (των Βαλκανίων), οι αγορές τους αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και η ζήτηση τους αντίστοιχα. Τη σημαντικότερη αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου αναμένεται να παρουσιάσουν η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βουλγαρία, ενώ και οι μικρότερες χώρες προβλέπεται να εμφανίσουν σημαντικές αυξήσεις (ιδιαίτερα η Κροατία).

Την κατεύθυνση για μεγαλύτερη συμμετοχή του καυσίμου στην περιοχή, ευνοεί η προσπάθεια της Τουρκίας να αποτελέσει κόμβο φυσικού αερίου τόσο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη μελλοντικά. Η γεωγραφική θέση της χώρας είναι πολύ σημαντική, καθώς γειτνιάζει με τις πλούσιες σε αποθέματα χώρες της Μέσης Ανατολής και της περιοχής της Κασπίας Θάλασσας: το Ιράν που διαθέτει τα περισσότερα αποθέματα παγκοσμίως μετά τη Ρωσία, το Ιράκ, τη Συρία, την Αίγυπτο, το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν. Στην προσπάθεια της αυτή να αποτελέσει τον τέταρτο μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου (μετά τη Ρωσία, τη Νορβηγία και την Αλγερία) για την Ευρώπη γενικότερα, αλλά και έναν από τους κυριότερους για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η χώρα έχει συνάψει συμφωνίες για εισαγωγή φυσικού αερίου σε σημαντικές ποσότητες με τις προαναφερθείσες γειτονικές τις χώρες, αλλά και τη Ρωσία που αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή της εδώ και χρόνια. Οι υπογεγραμμένες εισαγωγές φυσικού αερίου για το 2006 στη χώρα είναι 67,8  bcm (από την κρατική επιχείρηση φυσικού αερίου, BOTAS): 30 bcm από τη Ρωσία μέσω δύο διαφορετικών διαδρομών, 16 bcm από το Τουρκμενιστάν, 6,6 bcm από το Αζερμπαϊτζάν, 10 bcm από το Ιράν και 5,2 bcm υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αλγερία και τη Νιγηρία. Καθώς η ζήτηση δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν σύμφωνα με τις προβλέψεις της BOTAS (δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τα 26 bcm για το ίδιο έτος), υπολογίσιμες ποσότητες του καυσίμου προβλέπεται να παραμείνουν ανεκμετάλλευτες. Συγχρόνως η Τουρκία διαπραγματεύεται τη σύναψη νέων συμβολαίων (10 bcm από το Ιράκ και 4 bcm από την Αίγυπτο) για εισαγωγή φυσικού αερίου. Επιπλέον η χώρα επενδύει σε υποδομές του δικτύου της στο εσωτερικό της, ώστε μελλοντικά να μην υπάρχουν εμπόδια στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων μέσω αυτού.

Ταυτόχρονα με τις επενδύσεις σε νέους αγωγούς για την εισαγωγή φυσικού αερίου, η χώρα διαπραγματεύεται την κατασκευή νέων αγωγών προς εξαγωγή του καυσίμου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα υπό κατασκευή και υποψήφια έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια και τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι τα παρακάτω:

Αγωγός για τη διασύνδεση Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας.

Αγωγός για τη διασύνδεση Τουρκίας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας – Ουγγαρίας – Αυστρίας (Nabucco).

Αγωγός για τη διασύνδεση των δυτικών Βαλκανίων είτε μέσω Ελλάδας είτε μέσω Βουλγαρίας.

Τη μεγαλύτερη πρόοδο από τα παραπάνω έργα εμφανίζει ο αγωγός Τουρκίας – Ελλάδας με την κατασκευή του μέρους του στην Ελλάδα να έχει ολοκληρωθεί και την κατασκευή του μέρους του στην Τουρκία να συνεχίζεται. Ο αγωγός αναμένεται να έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη του 2006, μεταφέροντας φυσικό αέριο από την Κασπία Θάλασσα και μέχρι το 2012 να έχει προεκταθεί μέχρι την Ιταλία, μεταφέροντας συνολικά στις δύο χώρες 11 bcm (αρχικοί υπολογισμοί). Όσον αφορά τον αγωγό που θα συνδέσει την Τουρκία με τα ανατολικά Βαλκάνια και εν συνεχεία με την κεντρική Ευρώπη, η τεχνοοικονομική μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2006 και ο αγωγός να τεθεί σε λειτουργία από το 2009. Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς ο αγωγός θα μεταφέρει 25 bcm στις διασυνδεδεμένες χώρες. Τέλος ο αγωγός για τη διασύνδεση των δυτικών Βαλκανίων (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Βοσνία, Σερβία, Κροατία) με την Τουρκία διαμέσου της Ελλάδας ή της Βουλγαρίας, είναι ακόμα σε προκαταρκτικό στάδιο. Επίσης εξετάζεται η πιθανότητα διασύνδεσης των γειτονικών χωρών των παραπάνω έργων (διασύνδεση της Ελλάδας με τη ΠΓΔΜ και την Αλβανία, της Σερβίας με τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία) και η επέκταση του αγωγού των δυτικών Βαλκανίων προς την Αυστρία.

Η εισαγωγή φυσικού αερίου από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της περιοχής της  Κασπίας Θάλασσας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της Τουρκίας, θα έχει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή. Το σημαντικότερο όφελος θα αποτελέσει η ύπαρξη διαφορετικών πηγών εφοδιασμού του καυσίμου. Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, δεδομένης της αστάθειας που χαρακτηρίζει τις σχέσεις της Ρωσίας με τις γειτονικές της χώρες (Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία) και μπορεί να επηρεάσει τις εισαγωγές στην περιοχή. Αποκτώντας έναν επιπλέον προμηθευτή φυσικού αερίου, η εξάρτηση από τη Ρωσία μειώνεται και ενδεχόμενες κρίσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον υπάρχει σημαντική πιθανότητα οι εισαγωγές από την Τουρκία να γίνουν σε ευνοϊκότερες τιμές σε σχέση με αυτές από τη Ρωσία. Το γεγονός αυτό θα πλήξει διπλά τη Ρωσία, καθώς όχι μόνο θα χάσει τη μονοπωλιακή της δύναμη στην περιοχή, αλλά θα αποκτήσει κι έναν ισχυρό ανταγωνιστή, ο οποίος μεσοπρόθεσμα μπορεί να συντελέσει σε σημαντική μείωση του μεριδίου της και των εσόδων της στην περιοχή. Σε μία τέτοια περίπτωση και προκειμένου η Ρωσία να μη χάσει σημαντικό μέρος των εσόδων της από την αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπάρχει πιθανότητα οι τιμές εισαγωγής να οδηγηθούν συνολικά σε μείωση και οι εισαγόμενες ποσότητες να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Ο καθορισμός των τιμών εισαγωγής από την Τουρκία βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και η τελική συμφωνία θα εξαρτηθεί τόσο από την ίδια την Τουρκία σε συνδυασμό με τις επιθυμίες της Ε.Ε. εν όψει και της επικείμενης ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. , από τις τιμές που θα συμφωνηθούν για τις εισαγωγές του καυσίμου στην Τουρκία (επίσης αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων σε κάποιες περιπτώσεις), από την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τη χορήγηση του δικαιώματος μεταπώλησης του φυσικού αερίου από τη χώρα (Ρωσία, Ιράν) αλλά και από το τελικό κόστος των επικείμενων έργων διασύνδεσής της με την υπόλοιπη περιοχή.

Η δημιουργία ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που θα επιτευχθεί με τη βελτίωση των υποδομών στις εκάστοτε χώρες αλλά και συνολικά στην περιοχή (βελτίωση του δικτύου διασυνδέσεων, μεταφοράς και διανομής, κατασκευή χώρων αποθήκευσης φυσικού αερίου και τερματικών σταθμών  LNG) και με την εφαρμογή κατάλληλου νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει την ανάπτυξη ανταγωνισμού, θα δώσει τη δυνατότητα στις χώρες της περιοχής να διαπραγματευτούν την εισαγωγή φυσικού αερίου υπό ευνοϊκότερες συνθήκες, να αποκτήσουν ποικιλία προμηθευτών, να ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού τους με χρήση των εγκαταστάσεων της κάθε χώρας (διασυνδέσεις, χώροι αποθήκευσης, σταθμοί LNG), να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας στη μεταφορά του καυσίμου, να συνταιριάξουν την περίσσεια προσφοράς με την περίσσεια ζήτησης μεταξύ τους και να αναπτύξουν νέα έργα μεγάλης κλίμακας (αγωγοί μεταφοράς, κ.α.). Επακόλουθα οι βελτιωμένες οικονομίες και η ενισχυμένη ασφάλεια εφοδιασμού, θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιοχή, επιτρέποντας στις συμμετέχοντες χώρες:

να ικανοποιήσουν τη ζήτηση τους με μειωμένο κόστος (ευνοώντας παράλληλα και την διεύρυνση του δικτύου διανομής και χρήσης του καυσίμου),

να μειώσουν τις εκπομπές αέριων ρύπων τόσο για την κάθε μία όσο και συνολικά για την περιοχή (αντικατάσταση των πιο ρυπογόνων στερεών και υγρών καυσίμων)

και να αναπτύξουν μία σημαντική διασύνδεση με τη Δυτική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού και για τις δύο περιοχές.

## Αποτελέσματα σεναρίου

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται η υπόθεση ότι με τα κατάλληλα έργα υποδομής, διαμετακομίζονται μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου στην περιοχή σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η τιμή του καυσίμου στο σενάριο μειώνεται κατά 3% το 2010 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και για κάθε επόμενη πενταετία κατά 3 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή το 2030, γίνεται η υπόθεση ότι η τιμή του καυσίμου μειώνεται κατά 15% σε σχέση με το σενάριο αναφοράς την αντίστοιχη χρονική στιγμή.

Η προσφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το σενάριο αναφοράς αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες στην εξέλιξη του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής. Η διείσδυση του φυσικού αερίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και η συμμετοχή του φτάνει το 38,3% το 2010, το 51,8% το 2020 και το 58,6% το 2030 στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (έναντι 30%, 36,5% και 37,4% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς και η παραγωγή από φυσικό αέριο αυξάνεται κατά 155 TWh (ή 57%) το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

Η διείσδυση του φυσικού αερίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εις βάρος των στερεών καυσίμων κυρίως, η παραγωγή από τα οποία μειώνεται κατά 21,4% (ή -33 TWh) το 2010 και κατά 51,5% (ή -130,8 TWh) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η συμμετοχή τους στη συνολική παραγωγή προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά και να πέσει από 29,3% το 2010 σε 16,9% το 2030 (από 37,3% σε 35% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιομάζα και αιολική ενέργεια) επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό. Η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες αναμένεται να μειωθεί κατά 12,7 TWh (ή 31,8%) και κατά 9,4 TWh (ή 6,5%) αντίστοιχα το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και η συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή πέφτει σε 3,8% και 18,6% αντίστοιχα το ίδιο έτος (5,5% και 19,9% στο σενάριο αναφοράς το 2030).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να μειωθεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-3,6 GW ή -2,1% το 2030). Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αντιδράσουν στις χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου του καυσίμου. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου φτάνει τα 80 GW το 2030, αυξημένη κατά 20,8 GW (ή 35,1%), με μερίδιο 46,9% στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ το ίδιο έτος (έναντι 34% στο σενάριο αναφοράς το 2030). Αντίθετα προβλέπεται σημαντική μείωση των επενδύσεων σε σταθμούς στερεών καυσίμων (-19,2 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επίσης αναμένεται και μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των πυρηνικών σταθμών και των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-1,6 GW και –3,7 GW αντίστοιχα).

Σχήμα 5.1: Παραγωγή στο σενάριο μεγαλύτερων ποσοτήτων και χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς

Παρά τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου και την αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων του καυσίμου (μείωση της ζήτησης σε πρωτογενείς πόρους κατά 6,1% το 2030), το καύσιμο παραμένει ακριβότερο από τα στερεά καύσιμα και το πυρηνικό, με αποτέλεσμα να αναμένεται μικρή μείωση του μεταβλητού κόστους λειτουργίας του τομέα (-0,2% το 2030 σε σχέση με το επίπεδο του σεναρίου αναφοράς). Ωστόσο το σταθερό κόστος λειτουργίας του τομέα προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά (-14,9% το ίδιο έτος), λόγω του χαμηλότερου κεφαλαιουχικού κόστους των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου, και κατά συνέπεια το λειτουργικό κόστος του κλάδου μειώνεται κατά 6% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η μέση τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να μειωθεί κατά 5,1 €/MWh (ή 6,1%) το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η προβλεπόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου εις βάρος των στερεών καυσίμων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 15,9% το 2030 (του επιπέδου εκπομπών του σεναρίου αναφοράς).

### Αλβανία

Με την προσφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το σενάριο αναφοράς η συμμετοχή του αναμένεται να φτάσει το 5,3% στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2030 (έναντι 3,9% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η διείσδυση του αναμένεται να πραγματοποιηθεί εις βάρος της βιομάζας (-0,05 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και των πετρελαϊκών καυσίμων (-0,04 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (104% το 2030 σε σχέση με το 2000, έναντι 107% στο σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 μειώνονται κατά 1,4% το 2030 σε σχέση με σενάριο αναφοράς.

### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Με την προσφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, η συμμετοχή του καυσίμου στη συνολική παραγωγή προβλέπεται να φτάσει το 9,2% το 2010 και το 9,6% το 2030 (έναντι 3,1% και 4,1% στο σενάριο αναφοράς). Το φυσικό αέριο υποκαθιστά μερικώς τον άνθρακα, η παραγωγή από τον οποίο μειώνεται κατά 0,65 TWh (ή 15,5%) το 2010 και κατά 0,84 TWh (ή 13,6%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,1 GW το 2030, ενώ των ανθρακικών σταθμών να μειωθεί κατά 0,12 GW το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το χαμηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος των μονάδων φυσικού αερίου, συντελεί στη μείωση του λειτουργικού κόστους του τομέα (-0,9% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η μερική υποκατάσταση του άνθρακα από φυσικό αέριο, προβλέπεται να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 8,5% των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς το 2030.

### Βουλγαρία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σεναρίου, η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθεί κατά 5 TWh (ή 113%) το 2010 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η αύξηση της παραγωγής από το καύσιμο είναι μικρότερη κατ’ απόλυτη τιμή μακροπρόθεσμα (+3,5 TWh ή +51,2%) και η συμμετοχή του φτάνει το 20,4% επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το ίδιο έτος (έναντι 13,4% στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος). Αντίθετα προβλέπεται μείωση της παραγωγής από στερεά καύσιμα (-2,4 TWh ή –11,2%) και από πυρηνική ενέργεια (-1,3 TWh ή –7,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς. Ωστόσο οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αντιδρούν στις χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου με εκτενέστερη χρήση των μονάδων συνδυασμένου κύκλου του καυσίμου. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου αναμένεται να φτάσει τα 2,84 GW το 2030 (2,36 GW στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος) με μερίδιο 23,3% επί της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων μειώνεται κατά 0,33 GW (ή 9%) και των πυρηνικών σταθμών κατά 0,17 GW (ή 7%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το χαμηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος των μονάδων φυσικού αερίου, προβλέπεται να οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 1,5% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Τέλος οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν κατά 5,4% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, λόγω της διείσδυσης του φυσικού αερίου εις βάρος των στερεών καυσίμων.

### Ελλάδα

Με τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, το καύσιμο αναμένεται να κυριαρχήσει στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Η διείσδυσή του προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, ιδιαίτερα μεσοπρόθεσμα, και η συμμετοχή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να φτάσει το 50,6% (ή 41,7 TWh) το 2020 (έναντι 28,4% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Το 2030 η συμμετοχή του πέφτει σε 42,2% (ή 38 TWh), ωστόσο παραμένει σημαντικά μεγαλύτερη από το σενάριο αναφοράς (22,8% το ίδιο έτος). Το φυσικό αέριο διεισδύει σχεδόν αποκλειστικά εις βάρος των στερεών καυσίμων, η παραγωγή από τα οποία μειώνεται κατά 18 TWh (ή 40,8%) το 2030. Η συμμετοχή τους στη συνολική παραγωγή πέφτει σε 29% το ίδιο έτος από 48,6% στο σενάριο αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς (24,5 GW έναντι 24,6 GW στο σενάριο αναφοράς) το 2030. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,3 GW (ή 32,9%), ενώ των σταθμών στερεών καυσίμων να μειωθεί κατά 2,4 GW (ή 39,2%). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να μειωθεί κατά 3% το 2030 και οι εκπομπές CO2 κατά 16,9% το ίδιο έτος (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Κροατία

Ο κυρίαρχος ρόλος του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας προβλέπεται να ενισχυθεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, με τη διαθεσιμότητα του καυσίμου σε μεγαλύτερες ποσότητες και χαμηλότερες τιμές. Η συμμετοχή του στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά από 42,1% το 2010 σε 50,1% το 2030 (από 40,5% σε 40,8% την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από το καύσιμο αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,34 TWh (ή 4,3%) το 2010 και κατά 2,7 TWh (ή 22,3%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα το καύσιμο αναμένεται να διεισδύσει αποκλειστικά εις βάρος του άνθρακα (-5,8% το 2010 και –13,8% το 2020 των επιπέδων παραγωγής του σεναρίου αναφοράς). Μακροπρόθεσμα το φυσικό αέριο υποκαθιστά μερικώς τόσο τον άνθρακα (-1,76 TWh ή –24% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) όσο και τη βιομάζα (-1,06 TWh ή –58,6% το ίδιο έτος) στην ηλεκτροπαραγωγή. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,29 GW (+14,3%) το 2030, ενώ των σταθμών στερεών καυσίμων και των μονάδων βιομάζας να μειωθεί κατά 0,21 GW και κατά 0,11 GW αντίστοιχα το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι χαμηλότερες τιμές του καυσίμου και το χαμηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 4,9% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς). Τέλος οι εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν κατά 5,1% το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### ΠΓΔΜ

Παρά τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, η κατανάλωσή του αναμένεται  να παραμείνει οικονομικά ασύμφορη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση του περιορίζεται στην παραγωγή ατμού, όπως στο σενάριο αναφοράς. Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής προβλέπεται να αναπτυχθεί ακριβώς όπως στο σενάριο αναφοράς. Η μόνη μεταβολή σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, αφορά το λειτουργικό κόστος του τομέα, το οποίο αναμένεται να μειωθεί κατά 3,1% το 2030, λόγω των χαμηλότερων τιμών του φυσικού αερίου.

### Ρουμανία

Η προσφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το σενάριο αναφοράς έχει σημαντικές συνέπειες στην εξέλιξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Το φυσικό αέριο αναμένεται να διεισδύσει με υψηλότερους ρυθμούς από το σενάριο αναφοράς, αποτελώντας τη σημαντικότερη ενεργειακή μορφή κατά την τελευταία δεκαετία της περιόδου μελέτης. Η συμμετοχή του στην ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 26,2% το 2010 και το 46,8% το 2030 (+1,5 και +21,4 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από το καύσιμο αυξάνεται κατά 22,2 TWh (ή 81,7%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η διείσδυσή του προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εις βάρος των στερεών καυσίμων. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα υποδιπλασιάζεται μακροπρόθεσμα (-22 TWh ή –52% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Μείωση παρουσιάζει και η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια το 2030 (-1,5 TWh ή –11,7%). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να μειωθεί ελάχιστα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-0,25 GW ή -1,1%) το 2030. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου φτάνει τα 9,2 GW το 2030 που μεταφράζεται σε 40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Αντίθετα, το ίδιο έτος η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων αναμένεται να πέσει στα 3,8 GW και των πυρηνικών σταθμών στα 1,4 GW. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής προβλέπεται να είναι μικρότερη μακροπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (αύξηση 99,5% το 2030 σε σχέση με το 2000 έναντι 105% στο σενάριο αναφοράς). Η μερική υποκατάσταση των στερεών καυσίμων από φυσικό αέριο αναμένεται να επιφέρει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 18,7% των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς το 2030.

### Σερβία-Μαυροβούνιο

Με την προσφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε χαμηλότερες τιμές, η χρήση του αναμένεται να εντατικοποιηθεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα η παραγωγή από φυσικό αέριο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 33% περίπου (+0,36 TWh το 2010 και +1,23 TWh το 2020 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα η παραγωγή από το καύσιμο αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί (+2,1 TWh ή +107% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και η συμμετοχή του φτάνει το 6,8% επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2030 (έναντι 3,3% στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος). Η διείσδυση του φυσικού αερίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εις βάρος των στερεών καυσίμων και της βιομάζας. Η μείωση της παραγωγής από στερεά καύσιμα είναι μεγαλύτερη κατ’ απόλυτη τιμή (-1,7 TWh ή –4,1% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) σε σχέση με τη μείωση της παραγωγή από βιομάζα (-0,58  TWh ή –39,1% το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς. Ωστόσο η βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας του φυσικού αερίου, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,22 GW ή +6,4% εγκατεστημένης ισχύος το 2030). Αντίθετα η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων βιομάζας αναμένεται να μειωθεί κατά 0,18 GW (ή 50,5%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,1% και οι εκπομπές CO2 κατά 2,9% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Τουρκία

Οι συνέπειες της προσφοράς μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε χαμηλότερες τιμές είναι πολύ σημαντικές στην εξέλιξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής της Τουρκίας. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,3% (ή 4,5 TWh) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας να μειωθούν κατά 92% (ή 6,3 TWh) το ίδιο έτος. Η διείσδυση του καυσίμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και η συμμετοχή του στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να φτάσει το 68,7% το 2010 και το 85,1% το 2030 (έναντι 51,4% και 56,5% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Η αύξηση της παραγωγής από το καύσιμο είναι μεγαλύτερη κατ’ απόλυτη τιμή μακροπρόθεσμα (+23 TWh ή +34,2% το 2010 και +106 TWh ή 52,5% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς). Η διείσδυση του φυσικού αερίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κυρίως εις βάρος των στερεών καυσίμων, η χρήση των οποίων υποκαθίσταται πλήρως μακροπρόθεσμα (-84 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Συγχρόνως αναμένεται μείωση της συμμετοχής των ανανεώσιμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (-2,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και αναστολή της λειτουργίας των πρώτων πυρηνικών σταθμών στη χώρα (-9,9 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να μειωθεί κατά 3,2 GW (ή 2,1%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αντιδρούν στις χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου με αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου του καυσίμου (+13,7 GW ή +35% εγκατεστημένης ισχύος μονάδων φυσικού αερίου το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το μερίδιο τους στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ αναμένεται να αυξηθεί σε 65,9% (52,2 GW) το 2030 από 46,7% στο σενάριο αναφοράς. Αντίθετα δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων (-12,3 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και πυρηνικούς σταθμούς (-1,2 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) από το 2010, ενώ και το μερίδιο των μονάδων ανανεώσιμων στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ αναμένεται να μειωθεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-3 ποσοστιαίες μονάδες το 2030). Η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 9,9% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Τέλος οι εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν κατά 22,8% το ίδιο έτος (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

# ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

## Σενάριο υψηλότερων ρυθμών αύξησης των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Στο σενάριο υψηλότερων ρυθμών αύξησης των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, γίνεται η υπόθεση ότι οι τιμές όλων των καυσίμων μετά το 2010 αυξάνονται σε σχέση με το σενάριο αναφοράς για τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές. Ειδικότερα οι τιμές των δύο παραπάνω καυσίμων μεταβάλλονται με υψηλότερους ρυθμούς συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Επειδή οι τιμές σχετίζονται με τις εκάστοτε χώρες και τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την καθεμία, οι μεταβολές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Καθώς όμως οι αγορές γειτονικών χωρών στην περιοχή χαρακτηρίζονται από τις ίδιες τάσεις, θεωρούμε ότι οι τιμές των καυσίμων μεταβάλλονται κατά τον ίδιο τρόπο στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία, Κροατία και Σερβία), στις χώρες των ανατολικών Βαλκανίων (Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Ρουμανία) και στις χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα και Τουρκία με λίγες διαφοροποιήσεις). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών των δύο καυσίμων σε σχέση με τις τιμές τους στο σενάριο αναφοράς για κάθε πενταετία.

Πίνακας 6.1: Αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς

| Καύσιμο | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πετρέλαιο | 46,4% - 51,5% | 60% - 66,5% | 70,8% - 77,1% | 63,7% - 68,6% | 72,6% - 77,7% |
| Ντίζελ | 24,4% - 35% | 31,5% - 44,9% | 38,9% - 54,3% | 39,5% - 53,4% | 47,3% - 62,9% |
| Φυσικό Αέριο | 7,4% - 8,3% | 26% - 28,3% | 37,2% - 39,5% | 36,7% - 38,2% | 55,7% - 57,5% |

Τα υπόλοιπα καύσιμα παρουσιάζουν μικρότερες αυξήσεις των τιμών τους σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Την μικρότερη αύξηση παρουσιάζει ο λιγνίτης (ασύμφορο το εμπόριο λιγνίτη), της τάξης του 1% το 2030, και τη μεγαλύτερη ο άνθρακας (από 8% το 2010 σε 28% το 2030). Επίσης θεωρούμε ότι και η τιμή της βιομάζας αυξάνεται με ήπιους ρυθμούς (7,4% - 10,3% το 2030 ανάλογα με τη χώρα) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Αντίθετα το πυρηνικό καύσιμο δεν επηρεάζεται από το γενικότερο κλίμα αυξήσεων των τιμών.

Η εξέλιξη του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, λόγω της διαφοροποίησης των τιμών των καυσίμων. Το 2010 προβλέπονται περιορισμένες αλλαγές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το κενό που δημιουργείται με τη μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο (-3,7 TWh ή –3% σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), αναμένεται να καλυφθεί από στερεά καύσιμα (+1,5%) και εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (+1,8 TWh).

Οι συνέπειες των υψηλών τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου γίνονται πιο έντονες μακροπρόθεσμα, καθώς επιβαρύνεται σημαντικά η οικονομική αποτελεσματικότητα τους (κυρίως του φυσικού αερίου), και αναμένεται να υποκατασταθούν από άλλες πρωτογενείς πηγές ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή. Η παραγωγή από φυσικό αέριο προβλέπεται να μειωθεί κατά 43 TWh (ή 16%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το κενό που δημιουργείται στην ηλεκτροπαραγωγή καλύπτεται κυρίως από στερεά καύσιμα, η παραγωγή από τα οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 TWh (ή 11,6%) το ίδιο έτος σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Επιπλέον αναμένεται να ενισχυθεί ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμμετοχή της στη συνολική παραγωγή φτάνει το 7,1% το 2030 (έναντι 5,5% στο σενάριο αναφοράς). Η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών στην ηλεκτροπαραγωγή επίσης προβλέπεται να παρουσιάσει μικρή αύξηση (αύξηση της συμμετοχής τους κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 2 GW (ή 1,2%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Ο κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής αντιδρά στις υψηλές τιμές φυσικού αερίου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων και πυρηνικούς σταθμούς. Η εγκατεστημένη ισχύς των πρώτων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,9 GW και των πυρηνικών σταθμών κατά 1,5 GW το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επίσης αναμένεται να πραγματοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις σε ανεμογεννήτριες (+1,35 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Αντίθετα η επέκταση της χρήσης των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (53,8 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 έναντι 59,3 GW στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος).

Σχήμα 6.1: Παραγωγή στο σενάριο υψηλών τιμών ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων κυρίως, συντελεί στην αύξηση του λειτουργικού κόστους του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής κατά 3,7% το 2010 και 11,8% το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς. Επακόλουθα και η μέση τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή προβλέπεται να αυξηθεί κατά 12,2% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Τέλος οι εκπομπές CO2 αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,1% 2030, καθώς εντείνεται η χρήση των στερεών καυσίμων.

### Αλβανία

Με την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, το καύσιμο αναμένεται να υποκατασταθεί πλήρως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (-0,26 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), κυρίως από βιομάζα. Η συμμετοχή της τελευταίας στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να φτάσει το 8,7% το 2030 (έναντι 6,1% στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος). Επίσης αναμένεται μικρότερη κατ’ απόλυτη τιμή αύξηση της παραγωγής από στερεά καύσιμα (+0,08 TWh ή +150% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων βιομάζας και των σταθμών στερεών καυσίμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,028 GW και κατά 0,013 GW αντίστοιχα το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), ενώ καμία επένδυση δεν πραγματοποιείται σε μονάδες φυσικού αερίου από το 2010 (-0,034 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η γενικότερη αύξηση των τιμών των καυσίμων κυρίως, οδηγεί σε αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 3,9% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η αναμενόμενη υποκατάσταση του φυσικού αερίου από βιομάζα, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 9% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η οικονομική αποτελεσματικότητα του φυσικού αερίου επιβαρύνεται σημαντικά με την αύξηση της τιμής του. Κατά συνέπεια το καύσιμο αναμένεται να μη συμμετέχει στην ηλεκτροπαραγωγή από το 2010 (-0,57 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το κενό που δημιουργείται προβλέπεται να καλυφθεί από άνθρακα κυρίως και υδροηλεκτρική ενέργεια σε μικρότερο βαθμό (+0,4 TWh και +0,2 TWh αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,062 GW (ή 1,2%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Καμία επένδυση δεν πραγματοποιείται σε μονάδες φυσικού αερίου από το 2010 (-0,073 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών άνθρακα και των υδροηλεκτρικών σταθμών αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,059 GW και κατά 0,075 GW αντίστοιχα το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 6% το 2030 και οι εκπομπές CO2 να αυξηθούν κατά 5,4% το ίδιο έτος (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Βουλγαρία

Η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και του άνθρακα αναμένεται να οδηγήσει σε μερική υποκατάστασή τους από πυρηνική ενέργεια στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Η διείσδυση τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-1,6 TWh και –3,2 TWh αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και η συμμετοχή τους επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να πέσει σε 10,3% και 36,1% αντίστοιχα (συνολικά για τα στερεά καύσιμα) το 2030 (έναντι 13,4% και 42,2% αντίστοιχα το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Αντίθετα η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,7 TWh (ή 27,5%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στις υψηλότερες τιμές των δύο καυσίμων, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε πυρηνικούς σταθμούς (+0,62 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου και των ανθρακικών σταθμών αναμένεται να μειωθεί κατά 0,21 GW και κατά 0,44 GW αντίστοιχα. Η αύξηση των τιμών των ενεργειακών καυσίμων σε συνδυασμό με το υψηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος των πυρηνικών σταθμών, οδηγούν σε αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 5,4% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η αναμενόμενη υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από πυρηνική ενέργεια, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 13,4% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Ελλάδα

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην εξέλιξη του τομέα της χώρας, κυρίως από το 2020. Βραχυπρόθεσμα η διείσδυση του φυσικού αερίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (συμμετοχή 20% επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2010 έναντι 21% στο σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από φυσικό αέριο παρουσιάζει μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή μειώσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (-4,7 TWh το 2020 και το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς) και η συμμετοχή του στη συνολική παραγωγή αναμένεται να μειωθεί από 22,7% το 2020 σε 17,5% το 2030 (από 28,4% σε 22,8% την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς). Το κενό που δημιουργείται προβλέπεται να καλυφθεί κυρίως από στερεά καύσιμα, η παραγωγή από τα οποία αυξάνεται κατά 4,2 TWh (ή 11,5%) το 2020 και 4 TWh (ή 9,1%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το 2030 αναμένεται επίσης μικρή αύξηση του μεριδίου της αιολικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (+0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,85 GW (ή 3,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων και των ανεμογεννητριών αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,5 GW (ή 8%) και κατά 0,59 GW (ή 14,8%) αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, ενώ των μονάδων φυσικού αερίου να μειωθεί κατά 0,28 GW (ή 4,1%) το ίδιο έτος. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων προβλέπεται να επιφέρει σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 15,1% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Τέλος η υποκατάσταση του φυσικού αερίου από στερεά καύσιμα οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών CO2 κατά 2,6% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Κροατία

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η διείσδυση του φυσικού αερίου πραγματοποιείται με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να μειωθεί κατά 1,6 TWh (ή 13%) το 2030, ενώ προβλέπεται αύξηση της παραγωγής από άνθρακα (+1,2 TWh ή +16,8% το 2030) και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (+0,4 TWh ή +4,1%το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,31 GW (ή 5%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στις υψηλότερες τιμές των καυσίμων, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων (+0,25 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και μονάδες ανανεώσιμων (+0,12 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 18% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των καυσίμων. Επίσης αναμένεται και αύξηση των εκπομπών CO2 (+2,7% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### ΠΓΔΜ

Η αύξηση της τιμής των πετρελαϊκών προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη υποκατάστασή τους στην ηλεκτροπαραγωγή από το 2010 (στο σενάριο αναφοράς χρησιμοποιούνται μέχρι και το 2015). Αντίθετα αναμένεται αύξηση της παραγωγής από τον εγχώριο λιγνίτη βραχυπρόθεσμα (+0,2 TWh το 2010 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επιπλέον μακροπρόθεσμα τα πετρελαϊκά προϊόντα αναμένεται να υποκατασταθούν πλήρως από λιγνίτη στην παραγωγή ατμού. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 10,1% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς, λόγω των υψηλότερων τιμών των καυσίμων. Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### Ρουμανία

Οι υψηλές τιμές φυσικού αερίου έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής από αυτό κατά 13,3 TWh (ή 49%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής στο σενάριο αναφοράς. Το κενό που δημιουργείται στην ηλεκτροπαραγωγή, καλύπτεται κυρίως από στερεά καύσιμα (+10,7 TWh ή +25% το 2030) και από πυρηνική ενέργεια σε μικρότερο βαθμό (+3,5 TWh ή +27% το 2030). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς το 2030 προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,3 GW σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στις υψηλές τιμές φυσικού αερίου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων (9,6 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 έναντι 7,6 GW στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος) και πυρηνικούς σταθμούς (+0,45 GW από τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς το 2030). Αντίθετα οι επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου αναμένεται να μειωθούν (- 2 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το υψηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος των σταθμών στερεών καυσίμων και των πυρηνικών σταθμών σε συνδυασμό με τη γενικότερη αύξηση των τιμών των καυσίμων, οδηγούν σε αύξηση του συνολικού κόστους λειτουργίας κατά 7% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς. Οι παραπάνω μεταβολές επιφέρουν αύξηση των εκπομπών CO2 κατά 4,3% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### Σερβία-Μαυροβούνιο

Συνέπεια των υψηλότερων τιμών φυσικού αερίου, είναι η διείσδυση του καυσίμου με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συμμετοχή του καυσίμου στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί από 1,1% το 2010 σε 2,3% το 2030 (από 2,5% σε 3,3% την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς). Βραχυπρόθεσμα το κενό που δημιουργείται καλύπτεται από στερεά καύσιμα (+0,55 TWh ή +2,2% σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), ενώ μακροπρόθεσμα η συμβολή της βιομάζας στην κάλυψη του κενού αναμένεται μεγαλύτερη (+0,27 TWh ή +18,8% το 2030) σε σχέση με την αύξηση της παραγωγής από στερεά καύσιμα (+0,19 TWh ή +0,7% το 2030). Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των επενδύσεων σε μονάδες του καυσίμου (-0,37 GW ή –10,7% εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα προβλέπεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών στερεών καυσίμων και των μονάδων βιομάζας σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,31 GW και +0,075 GW αντίστοιχα το 2030). Η διαφοροποίηση στις επενδύσεις κυρίως και η αύξηση των τιμών των καυσίμων σε μικρότερο βαθμό, αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 4,1% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,3% το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς).

### Τουρκία

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου οδηγεί σε μεταβολές στην εξέλιξη του τομέα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Ο ρόλος του φυσικού αερίου αναμένεται να παραμείνει κυρίαρχος στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας (συμμετοχή 50,8% το 2030 έναντι 56,5% στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος), ωστόσο η παραγωγή από αυτό προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,8 TWh (ή –1,1%) το 2010 και κατά 20,3 TWh (ή 10,1%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το φυσικό αέριο αναμένεται να υποκατασταθεί κυρίως από στερεά καύσιμα, η παραγωγή από τα οποία αυξάνεται κατά 16,1 TWh (ή 19,1%) το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς). Επίσης αναμένεται να ενισχυθεί ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+1 ποσοστιαία μονάδα και +0,3 ποσοστιαίες μονάδες συμμετοχής στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή αντίστοιχα το 2030). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,58 GW (ή 0,7%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων κυρίως (+2,26 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επίσης προβλέπεται αύξηση του μεριδίου των πυρηνικών σταθμών (2,1% το 2030 έναντι 1,5% στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος) και των μονάδων ανανεώσιμων (29,2% το 2030 έναντι 28,6% στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος) στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ. Αντίθετα η διεύρυνση της χρήσης των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (36 GW εγκατεστημένης ισχύος μονάδων φυσικού αερίου το 2030 έναντι 38,5 GW στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος). Η αύξηση των τιμών των καυσίμων προβλέπεται να επηρεάσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος του τομέα, το οποίο αυξάνεται κατά 14,5% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η μερική υποκατάσταση του φυσικού αερίου από στερεά καύσιμα αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO2 κατά 4,1% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

## Σενάριο υψηλών ρυθμών αύξησης των τιμών πετρελαίου και μέτριων ρυθμών αύξησης των τιμών φυσικού αερίου

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου με μέτριο ρυθμό σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, επιφέρει μικρή διαφοροποίηση στην εξέλιξη του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η διείσδυση του φυσικού αερίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και η παραγωγή από αυτό να φτάσει τις 246 TWh το 2030 (έναντι 271 TWh το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Το κενό που δημιουργείται στην ηλεκτροπαραγωγή καλύπτεται από στερεά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια, η παραγωγή από τα οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 11,9 TWh (ή 4,7%) και 11,2 TWh (ή 28%) αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Επίσης αναμένεται μικρή αύξηση της συμμετοχής της αιολικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (4% το 2030 έναντι 3,8% στο σενάριο αναφοράς).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,6 GW (ή 0,9%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το μερίδιο των σταθμών στερεών καυσίμων και των πυρηνικών σταθμών αναμένεται να φτάσει το 27,8% και 3,7% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030 (έναντι 26,8% και 2,9% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς το 2030), ενώ των μονάδων φυσικού αερίου να πέσει σε 31,9% το ίδιο έτος (έναντι 34% στο σενάριο αναφοράς). Επίσης προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον επενδύσεις σε ανεμογεννήτριες (+1,2 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

Σχήμα 6.2: Παραγωγή στο σενάριο μέτριων ρυθμών αύξησης των τιμών φυσικού αερίου ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς

Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,3% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς, λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Καθώς το φυσικό αέριο προβλέπεται να υποκατασταθεί από στερεά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια, οι εκπομπές CO2 αυξομειώνονται ελάχιστα σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς (μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή η μείωση των εκπομπών κατά 0,9% το 2025).

### Αλβανία

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου με μέτριους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής από το καύσιμο μακροπρόθεσμα (-0,08 TWh ή –30% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επιπλέον προβλέπεται και μείωση της παραγωγής από πετρελαϊκά προϊόντα μακροπρόθεσμα (-0,05 TWh ή –31,1% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα αναμένεται να ενισχυθεί ο ρόλος της βιομάζας και η συμμετοχή της στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει το 8,1% το 2030 (έναντι 6,1% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων βιομάζας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,021 GW το 2030, ενώ των μονάδων φυσικού αερίου και των πετρελαϊκών σταθμών να μειωθεί κατά 0,011 GW και κατά 0,008 GW αντίστοιχα το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,9% το 2030 και οι εκπομπές CO2 να μειωθούν κατά 20% το ίδιο έτος (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητά του. Η συμμετοχή του καυσίμου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να πέσει σε 0,7% το 2010 και 1,1% το 2020 (3,1% και 4,7% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς), ενώ μακροπρόθεσμα η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να μηδενιστεί (-573 GWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το κενό που δημιουργείται προβλέπεται να καλυφθεί από στερεά καύσιμα κυρίως (+0,4 TWh ή +6,5% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και υδροηλεκτρική ενέργεια σε μικρότερο βαθμό (+0,2 TWh ή +3% το ίδιο έτος). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,077 GW (ή 1,5%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το μερίδιο των σταθμών στερεών καυσίμων και των υδροηλεκτρικών σταθμών στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ αναμένεται να φτάσει το 45,4% και το 49,2% αντίστοιχα το 2030 (44,9% και 48,4% αντίστοιχα το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5,6% το 2030, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των καυσίμων, και οι εκπομπές CO2 να αυξηθούν κατά 2% το ίδιο έτος (σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς).

### Βουλγαρία

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο η διείσδυση του άνθρακα και του φυσικού αερίου πραγματοποιείται με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συμμετοχή των στερεών καυσίμων (αποκλειστικά άνθρακας) και του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση μακροπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-6,1 ποσοστιαίες μονάδες και -3,7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα το 2030). Τα δύο καύσιμα προβλέπεται να υποκατασταθούν από πυρηνική ενέργεια, η παραγωγή από την οποία αυξάνεται κατά 5 TWh (ή 29,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αναμένεται να αντιδράσει στις υψηλότερες τιμές του άνθρακα και του φυσικού αερίου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε πυρηνικούς σταθμούς (+0,66 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα προβλέπεται μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των ανθρακικών σταθμών και των μονάδων φυσικού αερίου (-0,44 GW και –0,25 GW αντίστοιχα) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το υψηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος των πυρηνικών σταθμών προβλέπεται να οδηγήσει σε αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 1,7% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς). Η αναμενόμενη υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από πυρηνική ενέργεια, επιφέρει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 14% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### Ελλάδα

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου με μέτριους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, αναμένεται να επιφέρει μείωση της παραγωγής από το καύσιμο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (-0,83 TWh το 2010 και –2,8 TWh το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς). Το φυσικό αέριο προβλέπεται να υποκατασταθεί από στερεά καύσιμα την παραπάνω περίοδο. Το 2030 αναμένεται μείωση της παραγωγής από στερεά καύσιμα (αποκλειστικά άνθρακας) κατά 3,4% (ή 1,5 TWh) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το κενό που δημιουργείται προβλέπεται να καλυφθεί από αιολική ενέργεια (+0,83 TWh σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και φυσικό αέριο (0,51 TWh σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,7 GW (ή 2,8%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να πραγματοποιήσουν περισσότερες επενδύσεις σε ανεμογεννήτριες και μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,59 GW και +0,32 GW εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030), ενώ οι επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων αναμένεται να μειωθούν σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-0,19 GW εγκατεστημένης ισχύος το ίδιο έτος). Η αύξηση της τιμής των καυσίμων κυρίως, αναμένεται να επιφέρει αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 10,3% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές προβλέπεται να αυξηθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (+0,2% το 2010 και +2,2% το 2020), ενώ μακροπρόθεσμα αναμένεται να μειωθούν (-2,2% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

### Κροατία

Ο κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας αναμένεται να εξελιχθεί πανομοιότυπα με το σενάριο αναφοράς, παρά την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Βραχυπρόθεσμα προβλέπεται μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο (-0,42 TWh ή –5,3% το 2010) και άνθρακα (-0,33 TWh ή –8% το ίδιο έτος) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί η εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (+0,68 TWh ή +568% το 2010). Μακροπρόθεσμα προβλέπεται μείωση της παραγωγής μόνο από άνθρακα (-0,11 TWh ή –1,4% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο (+0,1 TWh ή +0,8%). Οι αποφάσεις της ηλεκτροπαραγωγής σχετικά με τις επενδύσεις σε νέους σταθμούς αναμένεται να διαφοροποιηθούν σε μικρό βαθμό σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,06 GW εγκατεστημένης ισχύος μονάδων φυσικού αερίου το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι υψηλότερες τιμές των καύσιμων σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, προβλέπεται να οδηγήσουν σε αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 10,3% το 2030. Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν κατά 0,8% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### ΠΓΔΜ

Οι συνέπειες της αύξησης των τιμών των καυσίμων στην εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας αναμένεται να είναι οι ίδιες με το προηγούμενο σενάριο. Η μόνη διαφοροποίηση αφορά την εξέλιξη του λειτουργικού κόστους, το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί με μικρότερους ρυθμούς απ’ ότι στο προηγούμενο σενάριο σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+3,4% σε αυτό το σενάριο το 2030 έναντι +10,6% στο προηγούμενο σενάριο το ίδιο έτος, σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και στις δύο περιπτώσεις), συνέπεια της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου με μέτριους ρυθμούς.

### Ρουμανία

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η διείσδυση του φυσικού αερίου πραγματοποιείται με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να μειωθεί κατά 7,6 TWh το 2030, ενώ προβλέπεται αύξηση της  παραγωγής από στερεά καύσιμα (+5 TWh ή 11,6% το 2030) και πυρηνική ενέργεια (+ 3,2 TWh ή 24,5% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,88 GW και των πυρηνικών σταθμών κατά 0,41 GW το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επίσης προβλέπεται μείωση των επενδύσεων σε μονάδες φυσικού αερίου (-1,1 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής αυξάνεται κατά 4,6% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), λόγω των υψηλότερων τιμών των καυσίμων και των διαφοροποιήσεων στις επενδύσεις. Επίσης αναμένεται αύξηση των εκπομπών CO2 (+1,3% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### Σερβία – Μαυροβούνιο

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου επηρεάζει την εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Η παραγωγή από το καύσιμο αναμένεται να υποδιπλασιαστεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (- 52,3% το 2010 και –55,1% το 2030) και η συμμετοχή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πέφτει σε 1,5% το 2030 (έναντι 3,3% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Το κενό που δημιουργείται προβλέπεται να καλυφθεί κυρίως από στερεά καύσιμα βραχυπρόθεσμα (+0,56 TWh το 2010). Μακροπρόθεσμα αναμένεται να ενισχυθεί ο ρόλος τόσο των στερεών καυσίμων όσο και της βιομάζας (συμμετοχή 70,8% και 3,4% το 2030 στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2030 έναντι 69,9% και 2,5% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος). Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αντιδρούν στις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων και μονάδες βιομάζας (+0,26 GW και +0,17 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 αντίστοιχα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και μειώνοντας τις επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου (-0,42 GW το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), λόγω των διαφοροποιήσεων στις επενδύσεις. Η προβλεπόμενη υποκατάσταση του φυσικού αερίου κυρίως από στερεά καύσιμα οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών CO2 (+1,5% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς).

### Τουρκία

Η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, επιφέρει μικρή διαφοροποίηση στην εξέλιξη του τομέα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Ειδικότερα η συμμετοχή του φυσικού αερίου στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (-1,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 και -4,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2030). Αντίθετα η διείσδυση των στερεών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (συμμετοχή 26,5% και 3,6% επί της συνολικής παραγωγής αντίστοιχα το 2030, έναντι 23,5% και 2,8% αντίστοιχα το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,57 GW (ή 0,7%) το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας προβλέπεται να αυξήσει τις επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων και πυρηνικούς σταθμούς (+1,54 GW και +0,38 GW εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030), ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου αναμένεται να μειωθεί το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-1,76 GW ή –4,6%). Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων κυρίως, προβλέπεται να οδηγήσουν σε αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 6,7% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,6% το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

# ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

## Εισαγωγή

Στο παρών κεφάλαιο εξετάζονται οι επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή πολιτικής φορολόγησης των εκπομπών CO2 στην εξέλιξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο γενικότερο πλαίσιο της κινητοποίησης της ευρωπαϊκής κοινότητας (φορέων και πολιτών) για μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων, θεωρούμε ότι επιβάλλεται ένας κοινός φόρος σε όλες τις χώρες για τις εκπομπές CO2 από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα με ένα επιπλέον κόστος, σε αντίθεση με την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πυρηνική ενέργεια.	Καθώς ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής αναπτύσσεται υπό συνθήκες ελαχίστου μακροχρόνιου κόστους, το επιπλέον κόστος της παραγωγής από ορυκτά καύσιμα (κόστος των ρύπων), επιφέρει μεταβολές στην εξέλιξη του τομέα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι σημαντικότερες μεταβολές που προβλέπονται, είναι η μείωση της παραγωγής από στερεά καύσιμα (υψηλός συντελεστής εκπομπών), η αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα, συνεπώς και των τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας και προφανώς η μείωση των εκπομπών CO2 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

Για την εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής στο ηλεκτρικό υπο-μοντέλο του PRIMES θεωρούμε μία νέα παράμετρο, το φόρο για την εκπομπή ενός τόνου CO2 (στο μοντέλο  carbon value - €/tn CO2), η οποία μπορεί να μεταβάλλεται εξωγενώς για την εκάστοτε χώρα και την εκάστοτε χρονική στιγμή. Στα σενάρια γίνεται η υπόθεση ότι ο φόρος είναι κοινός για όλες τις χώρες από το 2010. Η παράμετρος αυτή πολλαπλασιαζόμενη με τις συνολικές εκπομπές από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις μονάδες συμπαραγωγής και τους λέβητες, εκφράζει το επιπλέον κόστος που επιφέρει η πολιτική φορολόγησης των εκπομπών. Το παραπάνω κόστος συνυπολογίζεται στη αντικειμενική συνάρτηση του συνολικού κόστους και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζει την εξέλιξη του τομέα. Η πολιτική αυτή θα μπορούσε να προσομοιωθεί επίσης, με την εισαγωγή περιορισμού για τις εκπομπές της ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή. Οι εκπομπές του παραπάνω περιορισμού για κάθε χρονική στιγμή, θα ήταν ίσες με τα επίπεδα που επιτυγχάνονται με την επιβολή του φόρου.

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα στην επιβολή του φόρου για τις εκπομπές CO2. Καταρχήν, εφόσον ένα μέρος της ηλεκτροπαραγωγής πραγματοποιείται από πρωτογενείς ενεργειακές πηγές που δεν εκπέμπουν άνθρακα, όπως οι ανανεώσιμες πηγές και η πυρηνική ενέργεια, η μείωση των εκπομπών μπορεί να επιτευχθεί μειώνοντας την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον αυτή η μείωση μπορεί να αφορά κυρίως τα καύσιμα με υψηλό συντελεστή εκπομπών, όπως ο λιγνίτης και ο άνθρακας. Συγχρόνως αυξάνεται η παραγωγή από πρωτογενείς μορφές που δεν εκπέμπουν άνθρακα. Τέλος η ηλεκτροπαραγωγή ανταποκρίνεται στον επιβαλλόμενο φόρο, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της παραγωγής από ορυκτά καύσιμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επιλογής διαφορετικών συνδυασμών τεχνολογιών και καυσίμων (όπως με τη χρήση των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου εν αντιθέσει με τους συμβατικούς θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων). Επομένως το όφελος είναι πολλαπλό, καθώς αυξάνεται η αποδοτικότητα της παραγωγής από ορυκτά καύσιμα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμων με χαμηλό συντελεστή εκπομπών.

## Σενάριο φορολόγησης εκπομπών CO2 κατά 10 €/tn

Στο πρώτο σενάριο γίνεται η υπόθεση ότι ο επιβαλλόμενος φόρος για τις εκπομπές CO2 είναι 10 €/tn. Η ελαστικότητα του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής να ανταποκριθεί στον επιβαλλόμενο φόρο είναι ιδιαίτερα εμφανής με τις μεταβολές που επιτυγχάνονται στις εκπομπές CO2. Μειώνοντας τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 0,7% των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς το 2010, οι εκπομπές μειώνονται κατά 5,7% το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι αντίστοιχες μειώσεις το 2030 είναι μόλις 0,3% για τη συνολική παραγωγή έναντι 9,6% για τις εκπομπές CO2 (σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς).

Η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να μειωθεί κατά 12,6 TWh (ή 8,2%) το 2010 και 43 TWh (ή 17%) το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το κενό που δημιουργείται στην ηλεκτροπαραγωγή καλύπτεται κυρίως από φυσικό αέριο, η παραγωγή από το οποίο αναμένεται να αυξηθεί κατά 9 TWh (ή 7,3%) το 2010 και κατά 18,7 TWh (ή 6,9%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Αύξηση παρουσιάζει και η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια (+16 TWh ή 40% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επιπλέον, αναμένεται να ενισχυθεί ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βιομάζα και αιολική ενέργεια) στην ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής. Η συμμετοχή τους επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,7 GW (ή 1%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι επενδύσεις σε θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων αναμένεται να μειωθούν σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (41,9 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 έναντι 46,7 GW στο σενάριο αναφοράς). Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αντιδράσουν στον επιβαλλόμενο φόρο, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου (+2,8 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των πυρηνικών σταθμών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,1 GW και των μονάδων ανανεώσιμων κατά 1,7 GW το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

Σχήμα 7.1: Παραγωγή στο σενάριο φορολόγησης των εκπομπών CO2 κατά 10 €/tn ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς

Καθώς η ηλεκτροπαραγωγή στρέφεται σε άλλες μορφές ενέργειας προς υποκατάσταση των στερεών καυσίμων που έχουν μεγαλύτερο συντελεστή εκπομπών, το κόστος λειτουργίας της ηλεκτροπαραγωγής επιβαρύνεται. Το 2030 το συνολικό κόστος αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8% σε σχέση με το σενάριο αναφοράς Η προβλεπόμενη αύξηση του κόστους λειτουργίας του τομέα, οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση των τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέση τιμή πώλησης για την περιοχή διαμορφώνεται στα 84,4 €/MWh, αυξημένη κατά 1,42 €/MWh  (ή 1,7%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

### Αλβανία

Καθώς η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αναμένεται να στηριχθεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σενάριο αναφοράς, η επιβολή του φόρου για τις εκπομπές CO2 επιφέρει μικρή διαφοροποίηση στην εξέλιξη του τομέα. Ειδικότερα αναμένεται μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 0,048 TWh (ή 18%) το 2030 και από πετρελαϊκά προϊόντα κατά 0,018 TWh (ή 11%) το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το κενό που δημιουργείται καλύπτεται από βιομάζα (+0,072 TWh ή +17,4% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς). Παρά τις μικρές διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη του τομέα, οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν κατά 12,2% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η επιβολή του φόρου στις εκπομπές CO2 κατά 10 €/tn, αναμένεται να επιφέρει μείωση των εκπομπών κατά 43% το 2010 και κατά 18,2% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς. Η παραγωγή από άνθρακα προβλέπεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή μειώσεις μακροπρόθεσμα (-0,51 TWh το 2010 και –1,57 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα το φυσικό αέριο αναμένεται να διεισδύσει με υψηλότερους ρυθμούς και η συμμετοχή του στη συνολική παραγωγή να φτάσει το 7,7% το 2010 και το 9,9% το 2030 (έναντι 3,1% και 4,1% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Επίσης ενισχύεται ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρική ενέργεια και βιομάζα) στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και +5,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 στη συμμετοχή τους). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,11 GW (ή 2,2%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στην επιβολή του φόρου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου (+0,105 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και μονάδες ανανεώσιμων (+0,185 GW  το ίδιο έτος) και μειώνοντας τις επενδύσεις σε ανθρακικούς σταθμούς (-0,18 GW το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,6% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### Βουλγαρία

Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, με την επιβολή φόρου 10 €/tn για τις εκπομπές CO2. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να μειωθεί από 20,4 TWh το 2010 σε 12,2 TWh το 2030 και η συμμετοχή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 47,8% σε 23,9% την ίδια περίοδο (από 48,7% το 2010 σε 42,2% το 2030 στο σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα αναμένεται επίσης μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο (-1,3 TWh ή –18,9% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το κενό που δημιουργείται, προβλέπεται να καλυφθεί κυρίως από πυρηνική ενέργεια, η παραγωγή από την οποία αυξάνεται κατά 10,2 TWh (ή 60%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επιπλέον αναμένεται μικρή ενίσχυση του ρόλου των ανανεώσιμων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας (+0,4 ποσοστιαίες μονάδες της συμμετοχής τους το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το μερίδιο των πυρηνικών σταθμών στη συνολική εγκατεστημένη προβλέπεται να φτάσει το 29,4% το 2030 (έναντι 18,3% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Αντίθετα η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων και των μονάδων φυσικού αερίου αναμένεται να μειωθεί κατά 1,12 GW (ή 29,7%) και κατά 0,18 GW (ή 7,7%) αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η προβλεπόμενη υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από πυρηνική ενέργεια κυρίως, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 1,8% το 2010 και κατά 35,4% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς.

### Ελλάδα

Η επιβολή του φόρου επηρεάζει την εξέλιξη του τομέα της χώρας κατά την τελευταία δεκαετία της περιόδου μελέτης. Συγκεκριμένα, η παραγωγή από στερεά καύσιμα αναμένεται να μειωθεί κατά την παραπάνω περίοδο σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-0,46 TWh το 2020 και –3,4 TWh το 2030). Το κενό που δημιουργείται προβλέπεται να καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυρίως (+2,2 TWh ή +11,3% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και φυσικό αέριο σε μικρότερο βαθμό (+0,94 TWh ή +4,5% το ίδιο έτος). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,23 GW (ή 5%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων (βιομάζας και ανεμογεννητριών) και των μονάδων φυσικού αερίου προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,8 GW και κατά 0,74 GW αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, ενώ των σταθμών στερεών καυσίμων αναμένεται να μειωθεί κατά 0,378 GW το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι διαφοροποιήσεις στην επιλογή των καυσίμων κυρίως, προβλέπεται να επιφέρουν αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 10,2% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν κατά 5,6% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Κροατία

Στο σενάριο φορολόγησης των εκπομπών CO2 κατά 10 €/tn, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί μόνο το 2010 (-1,3 TWh ή –6,7%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα αναμένεται να μειωθεί κατά 1,55 TWh (ή 37%) το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η μείωση της παραγωγής από τα στερεά καύσιμα είναι λιγότερο έντονη μακροπρόθεσμα (-0,42 TWh ή –5,6% το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Το 2010 το κενό που δημιουργείται στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να καλυφθεί κυρίως με αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (+1,1 TWh ή +910% σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα τα στερεά καύσιμα αναμένεται να υποκατασταθούν από βιομάζα, η παραγωγή από την οποία αυξάνεται κατά 0,42 TWh (ή 23,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων βιομάζας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,057 GW το 2030, και των σταθμών στερεών καυσίμων να μειωθεί κατά το ίδιο ποσό το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,4% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να αυξηθούν με χαμηλότερους ρυθμούς, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμα, (από 6,7 Mtn το 2010 σε 11 Mtn το 2030)  σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 8,2 Mtn σε 11,4 Mtn την ίδια περίοδο).

### ΠΓΔΜ

Η επιβολή του φόρου για τις εκπομπές CO2, προβλέπεται να επιφέρει μικρή μείωση της παραγωγής από τον εγχώριο λιγνίτη μακροπρόθεσμα (-0,074 TWh ή –1,2% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα αναμένεται αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (+0,048 TWh ή +2,2% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν κατά 3% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς, με τη μερική υποκατάσταση του λιγνίτη από ανανεώσιμες στην ηλεκτροπαραγωγή.

### Ρουμανία

Στο σενάριο φορολόγησης των εκπομπών CO2 κατά 10 €/tn η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς, αλλά σε μικρό βαθμό (-0,5% το 2030). Ήδη από το 2010 η παραγωγή από στερεά καύσιμα μειώνεται κατά 0,9 TWh (ή 3,5%) ενώ το 2030 προβλέπεται πτώση της παραγωγής τους κατά 8,35 TWh (-19,6%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Τα στερεά καύσιμα προβλέπεται να υποκατασταθούν κυρίως από φυσικό αέριο. Η παραγωγή από φυσικό αέριο αυξάνεται κατά 0,66 TWh (ή 4%) το 2010 και κατά 4,4 TWh (ή 16%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Το 2030 αναμένεται επίσης αύξηση της παραγωγής από πυρηνική ενέργεια (+3,1 TWh ή 16%) και μικρή αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (+1,6%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το 2030 η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,2 GW, ενώ των μονάδων φυσικού αερίου και των πυρηνικών σταθμών να αυξηθεί κατά 0,53 GW και κατά 0,4 GW αντίστοιχα (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η εφαρμογή πολιτικής φορολόγησης των ρύπων, αναμένεται να επιφέρει μικρή αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα (+0,7% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς). Η φορολόγηση των εκπομπών άνθρακα οδηγεί σε πτώση κατά 2,6% το 2010 και κατά 12% το 2030 των εκπομπών CO2 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς.

### Σερβία – Μαυροβούνιο

Η εξέλιξη του τομέα της χώρας επηρεάζεται από την επιβολή του φόρου για τις εκπομπές CO2 κατά 10 €/tn. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας αναμένεται να μειωθεί σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (-0,7% το 2030). Η παραγωγή από λιγνίτη προβλέπεται να αυξηθεί με χαμηλότερους ρυθμούς (από 25,66 TWh το 2010 σε 39,25 TWh το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 26 TWh σε 41,7 TWh την ίδια περίοδο). Ο λιγνίτης αναμένεται να υποκατασταθεί από φυσικό αέριο και βιομάζα, η παραγωγή από τα οποία αυξάνεται κατά 1,16 TWh και κατά 0,87 TWh αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συμμετοχή τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να φτάσει το 5,3% και το 4% αντίστοιχα το 2030 (έναντι 3,3% και 2,5% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στην επιβολή του φόρου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (+0,1 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και μονάδες βιομάζας (+0,166 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,7% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), λόγω των διαφοροποιήσεων στις επενδύσεις. Η επιβολή του φόρου προβλέπεται να επιφέρει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 6,35% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### Τουρκία

Στο σενάριο φορολόγησης των εκπομπών CO2 κατά 10 €/tn, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του  σεναρίου αναφοράς (-0,9% το 2010 και -0,2% το 2030). Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει την οικονομική αποτελεσματικότητα των στερεών καυσίμων, η παραγωγή από τα οποία αναμένεται να μειωθεί κατά 8,86 TWh (ή 27%) το 2010 και κατά 17,27 TWh (ή 20,6%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Αντίθετα προβλέπεται να ενισχυθεί ο ρόλος του φυσικού αερίου και η συμμετοχή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να φτάσει το 56,7% το 2010 και το 60,2% το 2030 (έναντι 51,4% και 56,5% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα αναμένεται επίσης αύξηση της παραγωγής από πυρηνική ενέργεια (+2,8 TWh ή +28,5% το 2030) και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (+1,1 TWh ή +1,9% το ίδιο έτος) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,47 GW (ή 0,6%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να πραγματοποιήσουν πρόσθετες επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου κυρίως (+2,08 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και σε πυρηνικούς σταθμούς και μονάδες ανανεώσιμων σε μικρότερο βαθμό (+0,36 GW και +0,32 GW εγκατεστημένης ισχύος το ίδιο έτος). Συγχρόνως η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,25 GW το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί μόνο μεσοπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+1% το 2020). Η επιβολή του φόρου, οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών CO2 με μικρότερους ρυθμούς (από 69,2 Mtn το 2010 σε 120,8 Mtn το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 76,7 Mtn σε 130,2 Mtn την ίδια περίοδο).

## Σενάριο φορολόγησης εκπομπών CO2 κατά 30 €/tn

Στο δεύτερο σενάριο του παρόντος κεφαλαίου γίνεται η υπόθεση ότι ο φόρος για τις εκπομπές CO2 αυξάνεται σε 30 €/tn. Όπως και στο προηγούμενο σενάριο, είναι ιδιαίτερα εμφανής η ελαστικότητα του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής να ανταποκριθεί στον επιβαλλόμενο φόρο. Η συνολική παραγωγή προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,8% το 2010 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και οι εκπομπές CO2 κατά 23% των επιπέδων εκπομπών του σεναρίου αναφοράς το ίδιο έτος. Οι αντίστοιχες μειώσεις το 2030 είναι 0,9% για τη συνολική παραγωγή και 28,75% για τις εκπομπές CO2 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς το 2030).

Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα η παραγωγή από στερεά καύσιμα αναμένεται να μειωθεί από 136,3 TWh το 2000 σε 96,7 TWh το 2010 και 96,3 TWh το 2020 (έναντι 154 TWh και 185 TWh αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να επανακάμψει (145 TWh το 2030), αλλά να παραμείνει μειωμένη σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-108 TWh ή 42,8% το 2030). Τα στερεά καύσιμα υποκαθίστανται κυρίως από φυσικό αέριο. Η παραγωγή από το καύσιμο αναμένεται να αυξηθεί κατά 42 TWh (ή 33,9%) το 2010 και κατά 66 TWh (ή 22,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από βιομάζα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 8,4 TWh (ή 44%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια (+2,9 TWh και +5,1 TWh αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων επί της συνολικής παραγωγής σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συμμετοχή τους φτάνει το 24,6% το 2010 και το 22,5% το 2030 (έναντι 22,6% και 19,9% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Τέλος αναμένεται να ενισχυθεί και ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή στην περιοχή (συμμετοχή 8% το 2030 έναντι 5,5% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην περιοχή προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9 GW (ή 5,2%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει την οικονομική αποτελεσματικότητα των στερεών καυσίμων. Κατά συνέπεια οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να πραγματοποιήσουν λιγότερες επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς τους αναμένεται να μειωθεί κατά 9,3 GW (-20%) το 2030, ενώ των μονάδων φυσικού αερίου προβλέπεται να αυξηθεί κατά 11 GW (+18,5%) το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επιπλέον το μερίδιο των μονάδων ανανεώσιμων και των πυρηνικών σταθμών προβλέπεται να φτάσει το 35,6% και το 4% αντίστοιχα το 2030 επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (+0,8 και +1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

Σχήμα 7.2: Παραγωγή στο σενάριο φορολόγησης των εκπομπών CO2 κατά 30 €/tn ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς

Η υποκατάσταση του εγχώριου λιγνίτη και του άνθρακα από φυσικό αέριο και οι επιπλέον επενδύσεις σε πυρηνικούς σταθμούς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυρίως, επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος του τομέα το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,7% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επίσης η μέση τιμή πώλησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 86,8 €/MWh το 2030, αυξημένη κατά 4,6% σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

### Αλβανία

Η επιβολή φόρου για τις εκπομπές CO2 κατά 30 €/tn, αναμένεται να επιφέρει μείωση της παραγωγής από ορυκτά καύσιμα κατά 0,166 TWh (ή 35%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το κενό καλύπτεται με την αύξηση της παραγωγής από βιομάζα (+0,186 TWh ή +45% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών ορυκτών καυσίμων αναμένεται να μειωθεί κατά 0,021 GW το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, ενώ των μονάδων βιομάζας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,03 GW (ή 49%) το ίδιο έτος. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς. Η επιβολή του φόρου προβλέπεται να επιφέρει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 30% το 2030 (των επιπέδων εκπομπών του σεναρίου αναφοράς).

### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 1,8% το 2010 και κατά 1,1% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα του άνθρακα, η παραγωγή από τον οποίο προβλέπεται να μειωθεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-25,3% το 2010 και –52,2% το 2030). Η συμμετοχή του στη συνολική παραγωγή πέφτει σε 21,1% το 2030 (έναντι 43,7% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Αντίθετα αναμένεται να ενισχυθεί ο ρόλος του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βιομάζα και υδροηλεκτρική ενέργεια) στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Η παραγωγή από φυσικό αέριο προβλέπεται  να αυξηθεί από 1,09 TWh το 2010 σε 2,42 TWh το 2030 (από 0,33 TWh σε 0,57 TWh την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς) και η συμμετοχή του φτάνει το 14,7% το 2030 (έναντι 4,1% το 2030 στο σενάριο αναφοράς). Επιπλέον αναμένεται σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (+2,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και +12,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,2 GW (ή 3,9%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στην επιβολή του φόρου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (+0,188 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και σε μονάδες ανανεώσιμων πηγών (+0,39 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και μειώνοντας τις επενδύσεις σε ανθρακικούς σταθμούς (-0,38 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,5% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), κυρίως λόγω των διαφοροποιήσεων στην επιλογή των καυσίμων. Η επιβολή του φόρου προβλέπεται να επιφέρει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 47,5% το 2010 και κατά 38% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Βουλγαρία

Η επιβολή φόρου για τις εκπομπές CO2 κατά 30 €/tn, επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην εξέλιξη του τομέα. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,64 TWh (ή 1,5%) το 2010 και κατά 1,04 TWh (ή 2%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα αναμένεται να μειωθεί κατά 3,52 TWh (ή 16,9%) το 2010 και κατά 13,48 TWh (ή 62,5%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συμμετοχή τους στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πέφτει σε 16,2% το 2030 (έναντι 42,2% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Τα στερεά καύσιμα προβλέπεται να υποκατασταθούν από πυρηνική ενέργεια κυρίως. Η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί κατά 10,2 TWh (ή 34%) το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και η συμμετοχή της φτάνει το 54% το ίδιο έτος (έναντι 33,1% το 2030 σο σενάριο αναφοράς). Επίσης προβλέπεται σημαντική αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο, κυρίως μεσοπρόθεσμα (+7,99 TWh το 2020 και +1,34 TWh το 2030). Ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αναμένεται να ενισχυθεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+1,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2030). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,27 GW (ή 10,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το μερίδιο των πυρηνικών σταθμών αναμένεται να φτάσει το 26,5% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2030 (έναντι 18,3% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου και των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,61 GW και κατά 0,25 GW αντίστοιχα το 2030, ενώ των μονάδων στερεών καυσίμων να μειωθεί κατά 0,92 GW το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,7% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να υποδιπλασιαστούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς (-58,4% το 2020 και –54,3% το 2030), λόγω της επιβολής του φόρου.

### Ελλάδα

Οι συνέπειες της επιβολής του φόρου είναι σημαντικές στην εξέλιξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (89,5 TWh το 2030 έναντι 90,7 TWh το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή μειώσεις μακροπρόθεσμα σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (-5,5 TWh το 2010 και -15,6 TWh το 2030). Αντίθετα το φυσικό αέριο αναμένεται να διεισδύσει με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+5,7 TWh το 2030) και η συμμετοχή του φτάνει το 29,4% επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το ίδιο έτος (έναντι 22,8% το 2030 στο σενάριο αναφοράς). Επίσης αναμένεται σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μακροπρόθεσμα (+10 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), κυρίως λόγω της προβλεπόμενης αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας (+5,1 TWh το 2030 από σχεδόν μηδενική παραγωγή στο σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5 GW (ή 20,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προβλεπόμενη πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά (+3,2 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επίσης αναμένεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των υπόλοιπων μονάδων ανανεώσιμων και των μονάδων φυσικού αερίου (+1 GW και +1,4 GW αντίστοιχα το 2030) και μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών στερεών καυσίμων (-0,8 GW το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη του τομέα, προβλέπεται να οδηγήσουν σε αύξηση του λειτουργικού του κόστους κατά 16,2% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν πιο έντονα μακροπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-8,8% το 2010 και -24,3% το 2030).

### Κροατία

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 0,65 TWh (ή 2,2%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα του άνθρακα, η παραγωγή από τον οποίο προβλέπεται να μειωθεί κατά 4,78 TWh (ή 65%) το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το κενό στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να καλυφθεί με αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο και βιομάζα (+2,78 TWh και +1,23 TWh αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,18 GW (ή 19,1%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στην επιβολή του φόρου αυξάνοντας τις επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (+0,56 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και μονάδες βιομάζας (+0,2 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επίσης η επιβολή του φόρου επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων σταθμών άνθρακα κατά το 2000 και κατά συνέπεια προβλέπεται να αυξηθούν οι επενδύσεις σε ανθρακικούς σταθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,25 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030). Η αύξηση των επενδύσεων σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, οδηγεί σε αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 5,8% το 2030. Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να αυξηθούν με σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς (από 5 Mtn το 2010 σε 7,3 Mtn το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 8,2 Mtn σε 11,4 Mtn την ίδια περίοδο), λόγω της επιβολής του φόρου.

### ΠΓΔΜ

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 1,8% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η επιβολή του φόρου, προβλέπεται να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής από τον εγχώριο λιγνίτη σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-0,48 TWh ή -7,7% το 2030). Ο λιγνίτης αναμένεται να υποκατασταθεί από ανανεώσιμες πηγές (κυρίως βιομάζα), η παραγωγή από τις οποίες αυξάνεται κατά 0,33 TWh (ή 14,6%) το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,41 GW (ή 20,3%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα των παλαιών λιγνιτικών σταθμών και η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις σε λιγνιτικούς σταθμούς (+0,41 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επίσης προβλέπεται μικρή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων ανανεώσιμων (+0,05 GW το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,4% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς), λόγω των αυξημένων επενδύσεων. Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν πιο έντονα μακροπρόθεσμα σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς (-4,7% το 2010 και -20,2% το 2030).

### Ρουμανία

Η επιβολή υψηλότερου φόρου (σε σχέση με το προηγούμενο σενάριο) επιβαρύνει περισσότερο το συντελεστή αποτελεσματικότητας-κόστους των στερεών καυσίμων. Η αύξηση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να είναι μικρότερη σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-1,3% το 2010 και -0,9% το 2030). Η παραγωγή από στερεά καύσιμα μειώνεται κατά 10,3 TWh (ή 40,3%) το 2010 και κατά 15 TWh (ή 9,6%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Αντίθετα ενισχύεται ο ρόλος του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Συγκεκριμένα η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθεί με υψηλότερους ρυθμούς (+8,7 TWh ή +53% το 2010 και +9,6 TWh ή +35% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 38% το 2010 και το 35% το 2030 (από 24,7% και 25,4% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα προβλέπεται και αύξηση της παραγωγής από πυρηνική ενέργεια (+3,5 TWh ή +26,8% το 2030). Επίσης αναμένεται να ενισχυθεί και ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών (αύξηση της συμμετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 1,4 το 2010 και κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2030). Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,3 GW (ή 31% σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) το 2030. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να πραγματοποιήσουν αυξημένες επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου και πυρηνικούς σταθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+1,8 GW και +0,45 GW εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030). Το λειτουργικό κόστος του τομέα επιβαρύνεται πιο έντονα βραχυπρόθεσμα (+4,8% το 2010 και +2,6% το 2030 από τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν κατά 20% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος.

### Σερβία-Μαυροβούνιο

Η επιβολή φόρου για τις εκπομπές CO2 κατά 30 €/tn επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην εξέλιξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 2,4% (ή 1,41 TWh) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από τον εγχώριο λιγνίτη προβλέπεται να αυξηθεί με χαμηλότερους ρυθμούς (από 24,41 TWh το 2010 σε 33,16 TWh το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 26,06 TWh σε 41,69 TWh την ίδια περίοδο), λόγω της επιβολής του φόρου. Τα στερεά καύσιμα αναμένεται να υποκατασταθούν από φυσικό αέριο κυρίως και από βιομάζα σε μικρότερο βαθμό. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να φτάσει το 12,2% (ή 7,11 TWh) το 2030 (έναντι 3,3% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Επίσης η παραγωγή από βιομάζα αναμένεται να αυξηθεί κατά 125% (ή 1,84 TWh) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,58 GW (ή 3,6%) το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στην επιβολή του φόρου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (+1 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και σε μονάδες βιομάζας (+0,34 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επιπλέον δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε μονάδες αιχμής φυσικού αερίου (- 1,96 GW) σε αντίθεση με το σενάριο αναφοράς. Επίσης η επιβολή του φόρου επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα των παλαιών λιγνιτικών σταθμών, με αποτέλεσμα να προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων σε νέους λιγνιτικούς σταθμούς (+0,88 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,3% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, λόγω των διαφοροποιήσεων στις επενδύσεις. Η επιβολή του φόρου προβλέπεται να επιφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς κυρίως μακροπρόθεσμα (-3,9% το 2010 και –35,7% το 2030 των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Τουρκία

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς (-0,2% ή –0,88 TWh το 2030). Η επιβολή του φόρου για τις εκπομπές CO2 επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα των στερεών καυσίμων και η παραγωγή από αυτά αναμένεται να μειωθεί κατά 31,28 TWh (ή 95%) το 2010 και κατά 47,49 TWh (ή 56,6%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Αντίθετα η παραγωγή από φυσικό αέριο αυξάνεται με υψηλότερους ρυθμούς (από 100,49 TWh το 2010 σε 242,13 TWh το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 78,89 TWh σε 201,79 TWh την ίδια περίοδο). Επίσης προβλέπεται να ενισχυθεί ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (+1 ποσοστιαία μονάδα και +0,34 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,41 GW (ή 0,5 %) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το μερίδιο των μονάδων φυσικού αερίου προβλέπεται να φτάσει το 55,3% (ή 45,79 GW) επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2030 (έναντι 46,7% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των πυρηνικών σταθμών αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,45 GW  (ή 35,7%) το 2030, ενώ των σταθμών στερεών καυσίμων να μειωθεί κατά 6,39 GW (ή 38%) το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,25% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η επιβολή του φόρου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών CO2 με χαμηλότερους ρυθμούς (από 44,27 Mtn το 2010 σε 95,89 Mtn το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 76,71 Mtn σε 130,23 Mtn την ίδια περίοδο).

## Σενάριο φορολόγησης εκπομπών CO2 κατά 70 €/tn

Στο τρίτο και τελευταίο σενάριο του κεφαλαίου γίνεται η υπόθεση ότι ο φόρος για τις εκπομπές CO2 είναι 70 €/tn. Η ελαστικότητα του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής να ανταποκριθεί στον επιβαλλόμενο φόρο είναι πολύ έντονη. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται μόνο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-2,7% το 2010, -2,2% το 2020 και +0,2% το 2030). Οι εκπομπές CO2 μειώνονται διαρκώς σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 2000. Το 2010 οι εκπομπές πέφτουν σε 165 Mtn, το 2020 σε 155 Mtn και το 2030 σε 77 Mtn από 232 Mtn το 2000 (-36% το 2010, -49% το 2020 και -75% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς).

Η επιβολή του φόρου των 70 €/tn για τις εκπομπές CO2 επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα των στερεών καυσίμων. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να μειωθεί κατά 93 TWh (ή 60%) το 2010 και κατά 150 TWh (ή 80%) το 2020 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Μακροπρόθεσμα αναμένεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες απομόνωσης του άνθρακα (carbon sequestration technologies). Κατά συνέπεια η παραγωγή από στερεά καύσιμα επανακάμπτει και φτάνει τις 138 TWh  το 2030, αλλά παραμένει μειωμένη κατά 116 TWh (ή 46%) σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς.

Τα στερεά καύσιμα προβλέπεται να υποκατασταθούν κυρίως από φυσικό αέριο. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να φτάσει το 47,9% το 2010, το 54,7% το 2020 και το 46,2% το 2030 (έναντι 30%, 36,5% και 37,4% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Η χρήση της βιομάζας προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς και η αύξηση της παραγωγής από αυτή να φτάσει το 80% το 2030 (+123% το 2010). Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγής από αιολική ενέργεια και ηλιακή ενέργεια, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμμετοχή τους προβλέπεται να φτάσει το 25,9% το 2010 και το 24,2% το 2030 (έναντι 22,6% και 19,9% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Επιπλέον αναμένεται και αύξηση της παραγωγής από πυρηνική ενέργεια κατά 17 TWh (ή 43%) το 2030.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 29 GW (ή 16%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα των στερεών καυσίμων και οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να πραγματοποιήσουν επιπλέον επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου προβλέπεται να αυξηθεί κατά 22,5 GW (ή 37,9), ενώ των σταθμών στερεών καυσίμων να μειωθεί κατά 10 GW (ή 21,6%). Επίσης το μερίδιο των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πυρηνικών σταθμών αναμένεται να φτάσει το 35,7% και το 3,6% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030 (έναντι 34,8% και 2,9% στο σενάριο αναφοράς).

Σχήμα 7.3: Παραγωγή στο σενάριο φορολόγησης των εκπομπών CO2 κατά 70 €/tn ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς

Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος του τομέα, το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 8,6% το 2010 και κατά 21% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς, κυρίως λόγω των επιπλέον επενδύσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Η μέση τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να διαμορφωθεί στα 100 €/MWh το 2030, αυξημένη κατά 17,3 €/MWh (ή 20,8%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

### Αλβανία

Με την επιβολή φόρου για τις εκπομπές CO2 κατά 70 €/tn, η παραγωγή από ορυκτά καύσιμα (στερεά καύσιμα και φυσικό αέριο) αναμένεται να μειωθεί κατά 35,5% (ή 0,17 TWh) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Τα ορυκτά καύσιμα προβλέπεται να υποκατασταθούν από βιομάζα, η παραγωγή από την οποία αυξάνεται κατά 0,19 TWh (ή 45,9%) το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων βιομάζας αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,029 GW το 2030, ενώ των μονάδων φυσικού αερίου να μειωθεί κατά 0,019 GW το ίδιο έτος (σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,4% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), λόγω των διαφοροποιήσεων στις επενδύσεις. Η προβλεπόμενη υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από βιομάζα, έχει ως αποτέλεσμα τον υποδιπλασιασμό των εκπομπών CO2 (-52,8%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Οι συνέπειες της επιβολής του φόρου είναι πολύ σημαντικές στην εξέλιξη του τομέα της χώρας. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με χαμηλότερους ρυθμούς (από 10,22 TWh το 2010 σε 13,94 TWh το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 10,93 TWh σε 14,08 TWh την ίδια περίοδο). Η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,79 TWh (ή 43%) το 2010 και κατά 3,26 TWh (ή 52%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Το κενό που δημιουργείται στην ηλεκτροπαραγωγή καλύπτεται από φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιομάζα και υδροηλεκτρική ενέργεια). Η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+269% ή +0,88 TWh το 2010 και +204,3% ή +1,17 TWh το 2030) και η συμμετοχή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει το 12,5% το 2030 (έναντι 4,1% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να ενισχυθεί σημαντικά σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+7,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και +14,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2030) και η συμμετοχή τους φτάνει το 66,6% το 2030. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,53 GW (ή 10,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξήσουν τις επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (+0,42 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και μονάδες ανανεώσιμων πηγών (+0,56 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030), ενώ οι επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων αναμένεται να μειωθούν σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-0,46 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030). Οι αυξημένες επενδύσεις σε σχέση με το σενάριο αναφοράς κυρίως, προβλέπεται να επιφέρουν αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 9,6% το 2030. Η επιβολή του φόρου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών από 3,15 Mtn το 2010 σε 1,72 Mtn το 2030 (από 7,01 Mtn σε 5,35 Mtn την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς).

### Βουλγαρία

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 2,76% το 2010 και κατά 2,26% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα των στερεών καυσίμων, η παραγωγή από τα οποία προβλέπεται να μειωθεί κατά 6,8 TWh (ή 32,9%) το 2010 και κατά 17,5 TWh (ή 83,8%) το 2020. Μακροπρόθεσμα αναμένεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες απομόνωσης του άνθρακα, με αποτέλεσμα η παραγωγή από αυτά να μειώνεται με μικρότερο ρυθμό (-14,89 TWh ή –68,8%). Τα στερεά καύσιμα προβλέπεται να υποκατασταθούν από πυρηνική ενέργεια και φυσικό αέριο κυρίως. Η παραγωγή από φυσικό αέριο υπερδιπλασιάζεται μεσοπρόθεσμα (+8,77 TWh ή +187% το 2020) κι έπειτα αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό (+2 TWh ή +29,2% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί από 21,2 TWh το 2020 σε 27,2 TWh το 2030 (από 14,88 TWh σε 17 TWh την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς) και η συμμετοχή της στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει το 54,2% το 2030 (έναντι 33,1% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Επίσης προβλέπεται και αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (βιομάζα και αιολική ενέργεια) σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (+0,71 TWh το 2010 και +1,23 TWh το 2030). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,97 GW (ή 16,2%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αντιδρούν στην επιβολή του φόρου αυξάνοντας τις επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (+0,94 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030), πυρηνικούς σταθμούς (+1,34 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και μονάδες ανανεώσιμων πηγών (+0,64 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων αναμένεται να μειωθεί κατά 1,12 GW το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 13% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, κυρίως λόγω των διαφοροποιήσεων στις επενδύσεις. Η επιβολή του φόρου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 με υψηλότερους ρυθμούς (από 20,83 Mtn το 2010 σε 5,84 Mtn το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 30 Mtn σε 24,11 Mtn την ίδια περίοδο).

### Ελλάδα

Η επιβολή φόρου για τις εκπομπές CO2 κατά 70 €/tn επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη του τομέα της χώρας. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί μόνο βραχυπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-2,5% το 2010). Η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή μειώσεις βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (-18,15 TWh το 2010 και -21,5 TWh το 2020). Μακροπρόθεσμα η παραγωγή από αυτά μειώνεται με μικρότερο ρυθμό (-13,9 TWh ή 31,5% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες απομόνωσης του άνθρακα (carbon sequestration technologies). Το κενό καλύπτεται με την αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κυρίως βιομάζα και ηλιακή ενέργεια). Η παραγωγή από φυσικό αέριο υπερδιπλασιάζεται βραχυπρόθεσμα (+15,3 TWh ή +103,6% το 2010) κι έπειτα αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό (+11,28 TWh ή +47,6% το 2020 και +3,68 TWh ή +17,8% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να ενισχυθεί περισσότερο μακροπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+1,14 TWh το 2010 και +10,2 TWh το 2030) και η συμμετοχή τους στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει το 32,84% το 2030 (έναντι 21,6% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 11,13 GW (ή 45,2%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στην επιβολή του φόρου με αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (+5,22 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και μονάδες ανανεώσιμων (+4,6 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το μερίδιο των θερμικών σταθμών στερεών καυσίμων πέφτει σε 18,5% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2030 (25,5% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς), παρά την προβλεπόμενη αύξηση των επενδύσεων σε αυτούς (+0,31 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 19,3% το 2010 και κατά 35,1% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς), κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων. Οι συνέπειες της επιβολής του φόρου είναι πολύ σημαντικές αναφορικά με τις εκπομπές CO2. Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν κατά 28,5% το 2010 και κατά 78,2% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Κροατία

Η επιβολή φόρου για τις εκπομπές CO2 κατά 70 €/tn, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιλογή των καυσίμων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 1,4% (ή 0,43 TWh) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να μηδενιστεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (-4,14 TWh το 2010 και -6,12 TWh το 2020), ενώ η προβλεπόμενη διεύρυνση της χρήσης τεχνολογιών απομόνωσης άνθρακα (carbon sequestration technologies) οδηγεί σε νέες επενδύσεις σε θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα αναμένεται να φτάσει τις 3,34 TWh το 2030, αλλά να είναι μειωμένη κατά 4 TWh (ή 54,5%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Τα στερεά καύσιμα αναμένεται να υποκατασταθούν από φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές (κυρίως βιομάζα) στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Η παραγωγή από φυσικό αέριο προβλέπεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή αυξήσεις βραχυπρόθεσμα (+1,92 TWh ή +24,1% το 2010 και +1,66 TWh ή +13,6% το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+5,89 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και +7 ποσοστιαίες μονάδες το 2030) και φτάνει το 39% το 2030. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,81 GW (ή 45,3%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου και των μονάδων ανανεώσιμων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,9 GW (ή 92,4%) και κατά 0,58 GW (ή 17,9%) αντίστοιχα το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), ενώ και των σταθμών στερεών καυσίμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,3 GW (ή 29,8%) το ίδιο έτος. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αυξάνεται κατά 4,5% το 2010 και κατά 21,5% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς). Η επιβολή του φόρου αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 από 4,3 Mtn το 2010 σε 1,37 Mtn το 2030 (αύξηση από 8,2 Mtn σε 11,36 Mtn την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς).

### ΠΓΔΜ

Παρά την επιβολή του φόρου η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς. Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει την οικονομική αποτελεσματικότητα του εγχώριου λιγνίτη, η παραγωγή από τον οποίο προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,57 TWh (ή 12,2%) το 2010 και κατά 1,13 TWh (ή 19,3%) το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Μακροπρόθεσμα η μείωση της παραγωγής από τον λιγνίτη είναι μικρότερη κατ’ απόλυτη τιμή (-0,5 TWh ή –8% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Ο λιγνίτης αναμένεται να υποκατασταθεί από ανανεώσιμες πηγές (βιομάζα και αιολική ενέργεια) κυρίως. Η συμμετοχή τους στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί με υψηλότερους ρυθμούς (από 27,2% το 2010 σε 32,2% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 22,7% σε 26,5% την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς). Μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή αποκτά και το φυσικό αέριο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (4% το 2010 και το 2020 από μηδενική συμμετοχή στο σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,72 GW (ή 35,5%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα των παλαιών λιγνιτικών σταθμών, με αποτέλεσμα να αναμένεται αύξηση των επενδύσεων σε νέους σταθμούς, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες απομόνωσης του άνθρακα (+0,56 GW εγκατεστημένης ισχύος των λιγνιτικών σταθμών το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,16 GW (ή 17,6%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η αναμενόμενη διαφοροποίηση στις επενδύσεις, επιφέρει αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 4,4% το 2010 και κατά 27% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς). Η επιβολή του φόρου αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 9% το 2010 και κατά 76,74% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### Ρουμανία

Η επιβολή φόρου για τις εκπομπές CO2 κατά 70 €/tn, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιλογή των καυσίμων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού μειώνεται κατά 1,7 TWh το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής στο σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα μηδενίζεται μεσοπρόθεσμα (-31,25 TWh το 2030), ενώ η προβλεπόμενη διεύρυνση της χρήσης τεχνολογιών απομόνωσης άνθρακα (carbon sequestration technologies) κατά την τελευταία δεκαετία της περιόδου μελέτης οδηγεί σε νέες επενδύσεις σε θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να φτάσει τις 17,3 TWh το 2030, αλλά να είναι μειωμένη κατά 25,2 TWh σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το κενό καλύπτεται κυρίως με την αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο. Η παραγωγή από φυσικό αέριο υπερδιπλασιάζεται βραχυπρόθεσμα (+18,1 TWh ή +110% το 2010) κι έπειτα αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό (+15,3 TWh ή +56,4% το 2030). Η συμμετοχή του στην ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 53,2% επί της συνολικής παραγωγής το 2010 και το 40,4% το 2030 (έναντι 24,7% και 25,4% στο σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα αναμένεται και αύξηση της παραγωγής από πυρηνική ενέργεια (+3,5 TWh ή +26,8% το 2030). Επίσης προβλέπεται και αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιομάζα και αιολική ενέργεια) σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς (+1,2 TWh το 2010 και +1,5 TWh το 2030). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξάνεται κατά 1,7 GW (ή 7,2%) το 2030. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αντιδρούν στην επιβολή του φόρου με αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,2 GW (ή 76%), των πυρηνικών σταθμών κατά 0,45 GW (ή 28,2%) και των μονάδων ανανεώσιμων κατά 0,6 GW (ή 6,9%) το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς),ενώ των σταθμών στερεών καυσίμων προβλέπεται να υποδιπλασιαστεί (-57,2% ή 4,3 GW) την ίδια χρονιά σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αυξάνεται κατά 12,2% το 2010 και 17,8% το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς). Οι συνέπειες της επιβολής του φόρου είναι πολύ σημαντικές αναφορικά με τις εκπομπές CO2. Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν κατά 45,2% το 2010 και κατά 60% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### Σερβία-Μαυροβούνιο

Στο σενάριο φορολόγησης των εκπομπών CO2 κατά 70 €/tn, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 0,95 TWh (ή 1,4%) το 2010 και κατά 1,48 TWh (ή 1,4%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η παραγωγή από τον εγχώριο λιγνίτη προβλέπεται να μειωθεί κατά 7,76 TWh (ή 29,8%) το 2010 και κατά 23,89 TWh (ή 66,9%) το 2020 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Μακροπρόθεσμα η παραγωγή από τον εγχώριο λιγνίτη μειώνεται με μικρότερο ρυθμό (-9,37 TWh ή –22,5% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), συνέπεια της προβλεπόμενης πραγματοποίησης επενδύσεων σε θερμικούς σταθμούς του καυσίμου που χρησιμοποιούν τεχνολογίες απομόνωσης του άνθρακα (carbon sequestration technologies). Το κενό στην ηλεκτροπαραγωγή καλύπτεται με αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο κυρίως και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κυρίως βιομάζα) σε μικρότερο βαθμό. Η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθεί από 7,3 TWh το 2010 σε 21,32 TWh το 2020 (από 0,97 TWh σε 3,74 TWh την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς) και το 2030 να μειωθεί στις 7,24 TWh (1,95 TWh το 2030 στο σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή αυξήσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (+3,87 TWh το 2020 και +2,61 TWh το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και η συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 31,7% το 2030 (έναντι 26,5% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,42 GW (ή +8,9%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αντιδρά στην επιβολή του χώρου, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου και μονάδες ανανεώσιμων πηγών (+1,7 GW και +0,77 GW εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε μονάδες αιχμής φυσικού αερίου όπως στο σενάριο αναφοράς (-1,9 GW). Επίσης αναμένεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των λιγνιτικών σταθμών το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,9 GW ή +11,3%). Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7,3% το 2010 και κατά 24,8% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς). Η επιβολή του φόρου αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 από 28,2 Mtn το 2010 σε 10,2 Mtn το 2030 (αύξηση από 35 Mtn σε 41,4 Mtn την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς).

### Τουρκία

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (-3,4 TWh ή –2,2% το 2010 και -2,27 TWh ή -1% το 2020), ενώ μακροπρόθεσμα να αυξηθεί (+6,27 TWh ή +1,8% το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα μηδενίζεται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (-32,67 TWh το 2010 και -46,4 TWh το 2020). Το 2030 η παραγωγή από στερεά καύσιμα προβλέπεται να αυξηθεί σε 39,03 TWh (83,96 TWh το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς), καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες απομόνωσης του άνθρακα (carbon sequestration technologies). Τα στερεά καύσιμα προβλέπεται να υποκατασταθούν κυρίως από φυσικό αέριο, η παραγωγή από το οποίο αυξάνεται από 100,79 TWh το 2010 σε 237,22 TWh το 2030 (από 78,89 TWh σε 201,79 TWh την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα αναμένεται και αύξηση της παραγωγής από πυρηνική ενέργεια (+3,87 TWh ή +35,5% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επίσης αναμένεται να ενισχυθεί ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+4,26 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και +2,88 ποσοστιαίες μονάδες το 2030). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 8,7 GW (ή 10,6%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξήσουν τις επενδύσεις σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου, πυρηνικούς σταθμούς και μονάδες ανανεώσιμων πηγών (+10,13 GW , +0,45 GW  και +4,06 GW εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων προβλέπεται να μειωθεί κατά 6,26 GW το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η αναμενόμενη διαφοροποίηση στις επενδύσεις οδηγεί σε αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 2,6% το 2010 και κατά 17,64% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς). Η επιβολή του φόρου αναμένεται να επιφέρει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 44,9% το 2010 και κατά 80,2% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

# ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Εισαγωγή

Στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται η υπόθεση ότι η παραγωγή από όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τις χώρες επιδοτείται κατά ένα κοινό ποσό. Επίσης θεωρούμε ότι το κεφαλαιουχικό κόστος για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων μειώνεται σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (τεχνική πρόοδος κυρίως για τις φωτοβολταϊκές μονάδες, μικρές μεταβολές για τις υπόλοιπες τεχνολογίες). Με αυτόν τον τρόπο το κόστος παραγωγής ανά MWh από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνεται κατά μία σταθερή ποσότητα και δίνεται ένα κίνητρο για την αξιοποίηση τους σε μεγαλύτερο βαθμό από το σενάριο αναφοράς. Η διείσδυση τελικά των ανανεώσιμων πηγών, εξαρτάται από τις σχετικές τιμές της παραγωγής από αυτές (κόστος επενδύσεων, κόστος καυσίμων για ορισμένες μορφές, διαθεσιμότητα του πόρου) και της παραγωγής από θερμικούς και πυρηνικούς σταθμούς (επίσης κόστος επενδύσεων και κόστος καυσίμων για όλες τις μορφές) σε συνδυασμό με τη νέα παράμετρο, την επιδότηση της παραγωγής των ανανεώσιμων.

Η προσομοίωση της παραπάνω πολιτικής στο ηλεκτρικό υπο-μοντέλο του Primes επιτυγχάνεται με την εισαγωγή μίας νέας παραμέτρου, η οποία εκφράζει το ποσό της επιδότησης. Η παράμετρος αυτή πολλαπλασιάζεται με την παραγωγή από όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το γινόμενο εκφράζει τη συνολική επιδότηση στην εκάστοτε χώρα. Η συνολική επιδότηση αφαιρείται στην αντικειμενική συνάρτηση και με αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται υπόψη στην ανάπτυξη του τομέα υπό συνθήκες ελαχίστου μακροχρόνιου κόστους. Τα ίδια αποτελέσματα θα προέκυπταν αν αντί της επιδότησης, θέταμε έναν περιορισμό για κάθε χρονική στιγμή, ελάχιστης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ίσο με αυτόν που επιτυγχάνεται στα σενάρια.

## Σενάριο επιδότησης ανανεώσιμων κατά 10 €/MWh

Με την επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές κατά 10 €/MWh, η συμμετοχή τους στη συνολική παραγωγή αναμένεται να φτάσει το 24,6% το 2010, το 25% το 2020 και το 22% το 2030 (+2, +3,8 και +2,1 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς). Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες προβλέπεται να έχουν η βιομάζα και η υδροηλεκτρική ενέργεια, η παραγωγή από τις οποίες αυξάνεται κατά 7,4 TWh (ή 39%) και κατά 4,2 TWh (ή 4,3%) αντίστοιχα το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας αναμένεται να φτάσει το 2,2% το 2010 και το 4% το 2030 επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (έναντι 1,7% και 3,8% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Επιπλέον, μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αποκτήσει και η γεωθερμία (0,7% το 2010 και 0,3% το 2030 από σχεδόν μηδενική συμμετοχή στο σενάριο αναφοράς).

Η υψηλότερη διείσδυση των ανανεώσιμων σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εις βάρος των στερεών καυσίμων και του φυσικού αερίου. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα η μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο, τόσο κατ’ απόλυτη τιμή όσο και κατ’ αναλογία, είναι πιο έντονη (-3,2% το 2010 και –5,3% το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής στο σενάριο αναφοράς). Η συμμετοχή των στερεών καυσίμων στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να πέσει σε 36,4% το 2010 και 32,2% το 2020 (έναντι 37,3% και 33,9% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα η παραγωγή από στερεά καύσιμα αναμένεται να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (-4,1% το 2030). Η παραγωγή από φυσικό αέριο προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,1% το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να φτάσει τα 176,8 GW το 2030 (174,4 GW το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,9 GW, ενώ των σταθμών στερεών καυσίμων και των μονάδων φυσικού αερίου να μειωθεί κατά 1,6 GW και 0,9 GW αντίστοιχα.

Σχήμα 8.1: Παραγωγή στο σενάριο επιδότησης των ανανεώσιμων κατά 10 €/MWh ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς

Το λειτουργικό κόστος του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), αύξηση η οποία οφείλεται στο υψηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος των μονάδων ανανεώσιμων πηγών κυρίως. Η μέση τιμή πώλησης του ηλεκτρισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 84,7 €/MWh  το ίδιο έτος (+2,1% σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν κατά 3,5% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς, λόγω της υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή.

### Αλβανία

Η εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας αναμένεται να διαφοροποιηθεί σε μικρό βαθμό, λόγω της επιδότησης της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 10 €/MWh. Ειδικότερα προβλέπεται αύξηση της παραγωγής από βιομάζα κατά 0,35 TWh (ή 135% ) το 2020 και κατά 0,26 TWh (ή 63,6%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Μεσοπρόθεσμα αναμένεται και αύξηση της παραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργειας (+0,18 TWh ή +3,6% το 2020 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι ανανεώσιμες πηγές διεισδύουν εις βάρος του φυσικού αερίου, η παραγωγή από το οποίο προβλέπεται να μηδενιστεί (-0,26 TWh το 2020 και το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επίσης μεσοπρόθεσμα αναμένεται και μείωση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (-0,24 TWh το 2020 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων βιομάζας αυξάνεται κατά 0,045 GW το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), ενώ δεν αναμένονται επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου (-0,039 GW το 2030). Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν κατά 27,7% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 10 €/MWh, επιφέρει αύξηση της συμμετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Βραχυπρόθεσμα τις σημαντικότερες αυξήσεις αναμένεται να παρουσιάσει η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια (+0,19 TWh ή +3,3% το 2010 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,67 TWh (ή 10,4%) και η παραγωγή από βιομάζα κατά 0,85 TWh (ή 99,2%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να υποκαταστήσουν μερικώς τον άνθρακα, η παραγωγή από τον οποίο μειώνεται κατά 0,16 TWh (ή 3,9%) το 2010 και κατά 1,64 TWh (ή 26,7%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,15 GW (ή 5,5%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αυξάνεται κατά 0,4 GW το 2030 (+0,25 GW υδροηλεκτρικών σταθμών και +0,15 GW μονάδων βιομάζας), ενώ των θερμικών σταθμών στερεών καυσίμων μειώνεται κατά 0,25 GW το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,73% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), λόγω των αυξημένων επενδύσεων. Η αναμενόμενη υποκατάσταση του άνθρακα από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 23% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### Βουλγαρία

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 10 €/MWh, επιφέρει μικρή διαφοροποίηση στην εξέλιξη του τομέα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, κυρίως βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Η συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και το 2020 και κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από βιομάζα προβλέπεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες αυξήσεις βραχυπρόθεσμα σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (+0,47 TWh ή +95% το 2010 και +0,11 TWh ή +10,4% το 2030). Μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αποκτήσει και η γεωθερμία (0,46 TWh ή συμμετοχή 1,1% το 2010 και 0,16 TWh ή συμμετοχή 0,3% το 2030 από σχεδόν μηδενικό μερίδιο στο σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα προβλέπεται και αύξηση της παραγωγής από αιολική ενέργεια (+0,13 TWh ή +29,7% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να διεισδύσουν εις βάρος του φυσικού αερίου κυρίως, η παραγωγή από το οποίο μειώνεται κατά 0,53 TWh (ή 12%) το 2010 και κατά 0,76 TWh (ή 11%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επίσης προβλέπεται μείωση της παραγωγής από στερεά καύσιμα βραχυπρόθεσμα (-0,53 TWh ή -2,5% το 2010) και μείωση της παραγωγής από πυρηνική ενέργεια μεσοπρόθεσμα (-1 TWh ή -6% το 2020) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,29 GW (ή 7%), ενώ των μονάδων φυσικού αερίου να μειωθεί κατά 0,25 GW (ή 10%) το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,9% το 2030 και οι εκπομπές CO2 να μειωθούν κατά 2,2% το ίδιο έτος (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Ελλάδα

Η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών αναμένεται να πραγματοποιηθεί με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συμμετοχή τους στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 17,4% το 2010 και το 27,2% το 2030 (έναντι 14,2% και 21,6% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από βιομάζα προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,42 TWh ή +284% το 2010 και +3,97 TWh ή +130% το 2030). Η παραγωγή από αιολική ενέργεια αυξάνεται σημαντικά βραχυπρόθεσμα (+1,77 TWh ή +32% το 2010), αλλά σε μικρότερο βαθμό μακροπρόθεσμα (+0,83 TWh ή +7,1% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επίσης αναμένεται αύξηση της παραγωγής από γεωθερμία (+0,17 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι παραπάνω μορφές προβλέπεται να υποκαταστήσουν μερικώς τα στερεά καύσιμα, η παραγωγή από τα οποία μειώνεται κατά 1,82 TWh (ή 5,1%) το 2010 και κατά 5,5 TWh (ή 12,5%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προβλέπεται επίσης μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (-0,51 TWh το 2010 και -2,47 TWh το 2020). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,55 GW (ή 2,2%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξήσουν τις επενδύσεις σε μονάδες ανανεώσιμων (+1,07 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) και να μειώσουν τις επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων (-0,79 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 10,1% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς). Η προβλεπόμενη υποκατάσταση των στερεών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 6% το 2010 και κατά 8,2% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

### Κροατία

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 10 €/MWh, αναμένεται να επιφέρει αύξηση της παραγωγής από αυτές (βιομάζα κυρίως και υδροηλεκτρική ενέργεια σε μικρότερο βαθμό) κατά 0,49 TWh (ή 4,9%) το 2010 και κατά 0,76 TWh (ή 3,9%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η συμμετοχή τους στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 34,5% το 2030 (από 32% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η διείσδυση τους προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εις βάρος των ορυκτών καυσίμων (άνθρακα και φυσικού αερίου), η παραγωγή από τα οποία μειώνεται κατά 0,39 TWh (ή 3,2%) το 2010 και κατά 0,78 TWh (ή 4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,16 GW (ή 4,9%) το 2030, ενώ των θερμικών σταθμών ορυκτών καυσίμων να μειωθεί κατά 0,11 GW (ή 3,5%) το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραπάνω μεταβολές στην εξέλιξη του τομέα προβλέπεται να επιφέρουν μικρή αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα (+0,5% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η αναμενόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών εις βάρος των ορυκτών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 4% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### ΠΓΔΜ

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 10 €/MWh, επηρεάζει σε μικρό βαθμό την εξέλιξη του τομέα, καθώς μόνο το 2030 αναμένεται αύξηση της παραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργεια κατά 0,036 TWh (ή 2,1%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Αντίθετα η παραγωγή από τον εγχώριο λιγνίτη μειώνεται κατά 0,039 TWh (ή 0,6%) το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν μόνο το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-1,5% το 2030).

### Ρουμανία

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 10 €/MWh φέρει μικρή διαφοροποίηση στην εξέλιξη του τομέα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Παρατηρείται και πάλι μείωση της συμμετοχής των ανανεώσιμων στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η υδροηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται να έχει την μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση της παραγωγής των ανανεώσιμων καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου μελέτης (+1,3 TWh ή 6,7% το 2030). Οι ανανεώσιμες πηγές διεισδύουν εις βάρος των στερεών καυσίμων και του φυσικού αερίου. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα αναμένεται να μειωθεί κατά 0,81 TWh (ή 1,9%) και από φυσικό αέριο κατά 1,1 TWh (ή 4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,36 GW (ή 1,5%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,8 GW το 2030 (ή 8,2% σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα προβλέπεται μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών στερεών καυσίμων και των μονάδων φυσικού αερίου (-0,1 GW και -0,34 GW αντίστοιχα το 2030). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,43% το 2030. Οι εκπομπές CO2 μειώνονται κατά 1,4% το 2010 και κατά 3,8% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

### Σερβία-Μαυροβούνιο

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 10 €/MWh, επιφέρει αύξηση της συμμετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 0,53 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και κατά 4,57 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Τις σημαντικότερες αυξήσεις προβλέπεται να παρουσιάσει η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια (+0,25 TWh ή +2,1% το 2010 και +1,86 TWh ή +13,2% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Μακροπρόθεσμα αναμένεται επίσης αύξηση της παραγωγής από βιομάζα (+0,84 TWh ή +57% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι παραπάνω μορφές αναμένεται να υποκαταστήσουν μερικώς τα στερεά καύσιμα και το φυσικό αέριο. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα μειώνεται κατά 2,32 TWh (ή 5,6%) το 2030, ενώ μακροπρόθεσμα προβλέπεται και μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο (-0,47 TWh ή -23,9% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,46 GW (ή 2,9%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,85 GW (ή 16,9%) το 2030, ενώ των σταθμών στερεών καυσίμων να μειωθεί κατά 0,52 GW (ή 6,4%) το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι διαφοροποιήσεις στις επενδύσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 0,44% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν κατά 3,9% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

### Τουρκία

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 10 €/MWh, επηρεάζει την εξέλιξη του τομέα κυρίως μεσοπρόθεσμα. Η παραγωγή από βιομάζα και αιολική ενέργεια αναμένεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή αυξήσεις μεσοπρόθεσμα (+2 TWh και +3,14 TWh αντίστοιχα το 2020) κι έπειτα να αυξηθούν με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,43 TWh και +0,9 TWh το 2030). Επιπλέον προβλέπεται σημαντική αύξηση της παραγωγής από γεωθερμία κατά 2,76 TWh το 2020 και κατά 1,23 TWh το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Οι ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να διεισδύσουν εις βάρος του φυσικού αερίου, η παραγωγή από το οποίο μειώνεται κατά 5,4 TWh (ή 4%) το 2020 και κατά 2,73 TWh (ή 1,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Μεσοπρόθεσμα προβλέπεται και μείωση της παραγωγής από στερεά καύσιμα (-2,8 TWh ή -6% το 2020 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,765 GW (ή 0,9%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,32 GW (ή 5,6%) το 2030, ενώ των μονάδων φυσικού αερίου να μειωθεί κατά 0,62 GW (ή 1,6%) το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,53% το 2030 και οι εκπομπές CO2 να μειωθούν κατά 0,84% το ίδιο έτος (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

## Σενάριο επιδότησης ανανεώσιμων κατά 40 €/MWh

Οι συνέπειες της επιδότησης της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 40 €/MWh είναι σημαντικές στην εξέλιξη του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή. Σε αντίθεση με το σενάριο αναφοράς, η συμμετοχή τους στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με το 2000 και φτάνει το 30,2% το 2010, το 34% το 2020 και το 30,5% το 2030 από 24,5% το 2000 (έναντι 22,6%, 21,3% και 19,9% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε αυτήν την αύξηση προβλέπεται να έχουν η βιομάζα, η ηλιακή ενέργεια και η γεωθερμία, η παραγωγή από τις οποίες αυξάνεται κατά 8,8 TWh (ή +440%) και 7,5  TWh (ή 2820% - συνολικά για τη γεωθερμία και την ηλιακή ενέργεια) αντίστοιχα το 2010 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι αντίστοιχες αυξήσεις το 2030 είναι 27,5 TWh (ή 145%) για τη βιομάζα και 28,9 TWh (ή 3120%) για την ηλιακή ενεργεια και τη γεωθερμία. Συγχρόνως αναμένεται αύξηση της συμμετοχής της αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας και της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 5,5% και το 14,3% αντίστοιχα το 2030 (από 3,8% και 13,3% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς).

Η επιδότηση της παραγωγής των ανανεώσιμων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής από στερεά καύσιμα κυρίως, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα αναμένεται να μειωθεί κατά 23 TWh (ή 15%) το 2010 και κατά 48 TWh (ή 18,9%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η διείσδυση του φυσικού αερίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και η συμμετοχή του να φτάσει το 28,1% το 2010 και το 34,3% το 2030 επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (30% και 37,4% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια αναμένεται να μειωθεί κατά 6,76 TWh (ή 16,9%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 13,5% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς) και φτάνει τα 198 GW το ίδιο έτος. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών στερεών καυσίμων και των μονάδων φυσικού αερίου, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου τους σε 20,2% και 28,3% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2030 (από 26,8% και 34% στο σενάριο αναφοράς το 2030). Σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων ανανεώσιμων, την πιο μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς αναμένεται να παρουσιάσουν τα φωτοβολταϊκά και οι μονάδες γεωθερμίας με την ισχύ τους να φτάνει τα 18,3 GW το 2030 ή 9,3% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σχεδόν μηδενικό μερίδιο στο σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των ανεμογεννητριών αναμένεται να αυξηθεί κατά 9,9 GW, των μονάδων βιομάζας κατά 4 GW και των υδροηλεκτρικών σταθμών κατά 2,66 GW το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

Σχήμα 8.2: Παραγωγή στο σενάριο επιδότησης των ανανεώσιμων κατά 40 €/MWh ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς

Καθώς το κεφαλαιουχικό κόστος των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι υψηλότερο από το κεφαλαιουχικό κόστος των θερμικών σταθμών κι επίσης αναμένεται να αυξηθούν οι επενδύσεις σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να επιβαρυνθεί κατά 8,7% το 2030. Η προβλεπόμενη υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, λόγω της επιδότησης της παραγωγής των τελευταίων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 15,3% το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς).

### Αλβανία

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 40 €/MWh, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή από 97,16% το 2010 σε 98,73% το 2030 (μείωση από 96% σε 93% την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς). Τις σημαντικότερες αυξήσεις αναμένεται να παρουσιάσει η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια (+0,34 TWh το 2010 και +0,57 TWh το 2030) και η παραγωγή από βιομάζα (+0,16 TWh το 2010 και +0,41 TWh το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι ανανεώσιμες πηγές προβλέπεται να υποκαταστήσουν πλήρως το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα (-0,26 TWh και -0,054 TWh αντίστοιχα το 2030), ενώ και η παραγωγή από πετρελαϊκά προϊόντα αναμένεται να μειωθεί (-0,066 TWh ή 41% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επιπλέον αναμένεται και απεξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (-0,45 TWh το 2010 και -0,58 TWh το 2030). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,22 GW (ή 8,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,28 GW (ή 11,6%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, ενώ δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων και μονάδες φυσικού αερίου (0,05 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 στο σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,2% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η προβλεπόμενη υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή επιφέρει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 63,7% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 40 €/MWh, έχει σημαντικές συνέπειες στην εξέλιξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,1% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 10,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και κατά 23,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από βιομάζα προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (+0,39 TWh ή +462% το 2010 και +2,29 TWh ή +269% το 2030). Σημαντική αύξηση παρουσιάζει και η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια (+0,66 TWh το 2010 και +0,82 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι ανανεώσιμες πηγές προβλέπεται να διεισδύσουν εις βάρος του άνθρακα κυρίως, η παραγωγή από τον οποίο μειώνεται κατά 1,3 TWh (ή 31,6%) το 2010 και κατά 3,3 TWh (ή 53,6%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επίσης αναμένεται μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο (-0,11 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,28 GW (ή 5,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις σε μονάδες βιομάζας και υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,38 GW και +0,31 GW εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030). Αντίθετα η εγκατεστημένη ισχύς των ανθρακικών σταθμών μειώνεται κατά 0,53 GW (ή 23,2%) το 2030. Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 7,7% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων και του υψηλότερου κεφαλαιουχικού κόστους αυτών. Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν κατά 20,8% το 2010 και κατά 52,7% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Βουλγαρία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σεναρίου, η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (+6,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και το 2020) και σε μικρότερο βαθμό μακροπρόθεσμα (+4,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από αιολική ενέργεια προβλέπεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή αυξήσεις μακροπρόθεσμα (+0,35 TWh το 2010 και +1,1 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή αποκτά και η γεωθερμία από το 2010 (1,5% το 2010 και 1,1% το 2030 από σχεδόν μηδενική συμμετοχή στο σενάριο αναφοράς). Η αξιοποίηση της βιομάζας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί νωρίτερα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+1,7 TWh το 2010 και +0,45 TWh το 2030). Αντίθετα η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να μειωθεί κατά 1,07 TWh (ή 23,9%) το 2010 και κατά 1,12 TWh (ή 16%) το 2030. Επίσης αναμένεται και μείωση της παραγωγής από πυρηνική ενέργεια μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (-2,75 TWh το 2020 και -1,54 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Βραχυπρόθεσμα μειώνεται και η παραγωγή από στερεά καύσιμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-1,8 TWh το 2010). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,12 GW (ή 9,2%) το 2030. Το μερίδιο των μονάδων ανανεώσιμων φτάνει το 40,6% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2030 (έναντι 33,6% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς), ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου και των πυρηνικών σταθμών μειώνεται κατά 0,18 GW και κατά 0,2 GW αντίστοιχα το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,5% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, λόγω των διαφοροποιήσεων στις επενδύσεις. Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν πιο έντονα βραχυπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-9,7% το 2010 και -3,6% το 2030).

### Ελλάδα

Με την επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 40 €/MWh, η διείσδυση τους πραγματοποιείται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,8% το 2010 και κατά 1,1% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αυξηθεί από 22,4% το 2010 σε 47,1% το 2030 (από 14,2% σε 21,6% την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς). Τις σημαντικότερες αυξήσεις προβλέπεται να παρουσιάσει η παραγωγή από βιομάζα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,6 TWh το 2010 και +12,83 TWh το 2030). Η παραγωγή από γεωθερμία και ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 0,9 TWh το 2010 σε 6,91 TWh το 2030 (σχεδόν μηδενική συμμετοχή στο σενάριο αναφοράς). Σημαντική είναι επίσης η αύξηση της παραγωγής από αιολική ενέργεια (+4,08 TWh το 2010 και +3,88 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι ανανεώσιμες πηγές προβλέπεται να διεισδύσουν εις βάρος των στερεών καυσίμων κυρίως, η παραγωγή από τα οποία μειώνεται κατά 6,01 TWh (ή 16,8%) το 2010 και κατά 24,16 TWh (ή 54,8%) το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς). Μεσοπρόθεσμα αναμένεται και μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο (-5,63 TWh ή -23,8% το 2020 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,11 GW (ή 16,9%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το μερίδιο των μονάδων ανανεώσιμων στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ φτάνει το 58,3% το 2030 (έναντι 38,4% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Τη σημαντικότερη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του αναμένεται να παρουσιάσουν οι φωτοβολταϊκές μονάδες (3,6 GW το 2030). Οι διαφοροποιήσεις στις επενδύσεις και στην επιλογή των καυσίμων, προβλέπεται να επιφέρει σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα (+19,1% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η αναμενόμενη υποκατάσταση των στερεών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 14% το 2010 και κατά 36,4% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Κροατία

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 40 €/MWh, αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση της συμμετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κυρίως, σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+16,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 και +11,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2030). Τις σημαντικότερες αυξήσεις παρουσιάζουν η παραγωγή από βιομάζα (+3,22 TWh το 2020 και +2,34 TWh το 2030) και η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια (+0,79 TWh το 2020 και +0,85 TWh το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Επίσης αναμένεται αύξηση της παραγωγής από αιολική ενέργεια, κυρίως μακροπρόθεσμα (+0,18 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι ανανεώσιμες πηγές προβλέπεται να διεισδύσουν εις βάρος του άνθρακα και του φυσικού αερίου. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα και φυσικό αέριο αναμένεται να παρουσιάσει τις ίδιες κατ’ απόλυτη τιμή μειώσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (-2,15 TWh το 2020 και -1,74 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,39 GW (ή 6,3%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αυξάνεται κατά 0,88 GW (ή 27%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η προβλεπόμενη πτώση της εγκατεστημένης ισχύος των ανθρακικών σταθμών και των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου φτάνει το 20,9% και το 13,2% αντίστοιχα το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,9% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η προβλεπόμενη υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 25,1% το 2020 και κατά 18% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### ΠΓΔΜ

Η εξέλιξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής διαφοροποιείται σε μικρό βαθμό, λόγω της επιδότησης της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 40 €/MWh. Η διείσδυσή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και η συμμετοχή τους στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 28,3% το 2010 και το 33,05% το 2030 (από 22,7% και 26,5% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από ανανεώσιμες (κυρίως βιομάζα και σε μικρότερο βαθμό υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια) προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,35 TWh  (ή 24,4%) το 2010 και κατά 0,54 TWh (ή 24,2%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Οι ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να υποκαταστήσουν μερικώς τον εγχώριο λιγνίτη, η παραγωγή από τον οποίο μειώνεται κατά 0,34 TWh (ή 7,2%) το 2010 και κατά 0,59 TWh (ή 9,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,2 GW (ή 22%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,4% το 2030 και οι εκπομπές CO2 να μειωθούν κατά 12,2% το ίδιο έτος (σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς).

### Ρουμανία

Η επιδότηση της παραγωγής των ανανεώσιμων κατά 40 €/MWh, επιφέρει αύξηση της συμμετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Τις σημαντικότερες αυξήσεις αναμένεται να παρουσιάσει η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια (+1,6 TWh ή +8,4% το 2030) και αιολική ενέργεια (+1,35 TWh ή +274% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από βιομάζα αυξάνεται σημαντικά μεσοπρόθεσμα (+1,9 TWh το 2010) αλλά σε μικρότερο βαθμό μακροπρόθεσμα (+0,8 TWh το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραπάνω μορφές προβλέπεται να υποκαταστήσουν μερικώς το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα. Η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώνεται κατά 4,7 TWh (ή 19,5%) το 2030 ενώ μεσοπρόθεσμα προβλέπεται και μείωση της παραγωγής από στερεά καύσιμα (-8,6% το 2015) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,35 GW (ή 5,8%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αυξάνεται κατά 2 GW το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,62 GW υδροηλεκτρικών και +1,27 GW ανεμογεννητριών). Οι επιπλέον επενδύσεις σε μονάδες ανανεώσιμων αναμένεται να επιφέρουν αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα (+2% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 μειώνονται κατά 6,9% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών στο σενάριο αναφοράς.

### Σερβία – Μαυροβούνιο

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 40 €/MWh, επιφέρει μεταβολές στην εξέλιξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων στην ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+11,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 και +9 ποσοστιαίες μονάδες το 2030). Η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται κατά 1,28 TWh (ή 11,1%) το 2010 και κατά 1,87 TWh (ή 13,2%) το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η παραγωγή από βιομάζα αναμένεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή αυξήσεις (+3,9 TWh το 2020 και +3,15 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επίσης προβλέπεται και υπερδιπλασιασμός της παραγωγής από αιολική ενέργεια μακροπρόθεσμα (+0,28 TWh ή +195% το 2030). Οι παραπάνω μορφές αναμένεται να διεισδύσουν εις βάρος του εγχώριου λιγνίτη κυρίως, η παραγωγή από τον οποίο μειώνεται κατά 4,26 TWh (ή 11,9%) το 2020 και κατά 4,75 TWh (ή 11,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο προβλέπεται πιο έντονη μεσοπρόθεσμα (-1,9 TWh το 2020 και -0,7 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,73 GW (ή 4,6%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αυξάνεται κατά 1,55 GW (ή 30,7%), ενώ των σταθμών στερεών καυσίμων μειώνεται κατά 1,02 GW (ή 12,7%) το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η αναμενόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών εις βάρος των ορυκτών καυσίμων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 11,6% το 2020 και κατά 7,3% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς).

### Τουρκία

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 40 €/MWh, έχει σημαντικές συνέπειες στην εξέλιξη του τομέα. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αυξηθεί πιο έντονα μεσοπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+17,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 και +9,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2030). Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες, βελτιώνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα των μονάδων γεωθερμίας και των φωτοβολταϊκών και κατά συνέπεια η παραγωγή από τις παραπάνω μορφές προβλέπεται να αυξηθεί από 6,18 TWh το 2010 σε 24,02 TWh το 2030 (σχεδόν μηδενική συμμετοχή στο σενάριο αναφοράς). Η συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 11,1% το 2020 και το 6,7% το 2030. Σημαντικές είναι επίσης οι αυξήσεις της παραγωγής από βιομάζα και αιολική ενέργεια μεσοπρόθεσμα (+4,15 TWh και +8,71 TWh αντίστοιχα το 2020) και μακροπρόθεσμα (+4,91 TWh και +5,65 TWh αντίστοιχα το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να υποκαταστήσουν μερικώς τα στερεά καύσιμα και το φυσικό αέριο κυρίως. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα και φυσικό αέριο αναμένεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή μειώσεις μεσοπρόθεσμα (-22,56 TWh και -17,47 TWh αντίστοιχα το 2020) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι αντίστοιχες μειώσεις το 2030 είναι 14,63 TWh (ή 17,4%) για τα στερεά καύσιμα και 15,4 TWh (ή 7,6%) για το φυσικό αέριο. Μακροπρόθεσμα προβλέπεται και μείωση της παραγωγής από πυρηνική ενέργεια σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-5,22 TWh ή -52,7% το 2030). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 15,18 GW (ή 18,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων σχεδόν διπλασιάζεται το 2030 (+20,07 GW ή +85%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και το μερίδιο τους στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ φτάνει το 44,8% το ίδιο έτος (έναντι 28,6% το 2030 στο σενάριο αναφοράς). Τις σημαντικότερες αυξήσεις προβλέπεται να παρουσιάσει η χρήση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών (+12 GW και +4,96 GW εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειώσουν τις επενδύσεις σε σταθμούς στερεών καυσίμων και μονάδες φυσικού αερίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-2,23 GW και -2,03 GW εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030). Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί με υψηλότερους ρυθμούς μεσοπρόθεσμα (+14,5% το 2020 και +9,9% το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς. Η αναμενόμενη υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 (-28,7% το 2020 και -12,8% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

## Σενάριο επιδότησης ανανεώσιμων κατά 80 €/MWh

Με την επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 80 €/MWh, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να μειωθεί σε μικρό βαθμό σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-0,5% ή –3,49 TWh το 2030). Η συμμετοχή των ανανεώσιμων στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να ξεπεράσει το 40% για την περίοδο από το 2010 (41,3% το 2010, 48,9% το 2020 και 44,5% το 2030). Τη σημαντικότερη αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς προβλέπεται να παρουσιάσει η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, της γεωθερμίας και της βιομάζας. Η συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας και της γεωθερμίας (συνολικά) στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται να αυξηθεί από 3,6% το 2010 σε 13,3% το 2030 (σχεδόν μηδενικό μερίδιο στο σενάριο αναφοράς καθ’ όλη την περίοδο μελέτης) και η παραγωγή από βιομάζα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 33,4 TWh (ή 1660%) το 2010 και κατά 50 TWh (ή 263%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται να παρουσιάσει μικρότερες αυξήσεις (+69% και +9,8% αντίστοιχα το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς.

Η αναμενόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων με υψηλότερους ρυθμούς, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εις βάρος των στερεών καυσίμων κυρίως, η παραγωγή από τα οποία πέφτει σε 21,5% το 2010 και σε 18,7% το 2030 επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (από 37,3% και 35% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς).Η παραγωγή από φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό και μειώνεται κατά 17,3% (ή 47 TWh) και 28,7% (ή 11,5 TWh) αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να φτάσει τα 240 GW το 2030, αυξημένη κατά 65,5 GW (ή 37,6%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (από 60,7 GW στο σενάριο αναφοράς σε 148,2 GW) και να αποτελεί το 61,8% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το ίδιο έτος (έναντι 34,8% στο σενάριο αναφοράς). Τη μεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται να παρουσιάσει η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών, η οποία φτάνει τα 57 GW (ή 24% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος) το ίδιο έτος. Η αύξηση του μεριδίου των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εις βάρος των σταθμών  στερεών καυσίμων κυρίως, των μονάδων φυσικού αερίου και των πυρηνικών σταθμών σε μικρότερο βαθμό. Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων πέφτει σε 31 GW το 2030 με μερίδιο στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της τάξης του 12,9% (έναντι 47 GW και μερίδιο 26,8% στο σενάριο αναφοράς το ίδιο έτος). Η πτώση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων φυσικού αερίου αναμένεται να φτάσει το 8,4% (ή 4,96 GW) και των πυρηνικών σταθμών το 28,7% (ή 1,46 GW) το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς).

Σχήμα 8.3: Παραγωγή στο σενάριο επιδότησης των ανανεώσιμων κατά 80 €/MWh ανά τύπο καυσίμου το 2030 και σύγκριση με το σενάριο αναφοράς

Οι αυξημένες επενδύσεις σε σχέση με το σενάριο αναφοράς κυρίως, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κόστους του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής κατά 21,3% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επακόλουθα αναμένεται αύξηση της μέσης τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διαμορφώνεται στα 100,9 €/MWh το 2030 (+17,9 €/MWh ή +21,6% σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων σε σημαντικό βαθμό στην ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, προβλέπεται να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 35,3% το 2030 των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς.

### Αλβανία

Η επιδότησης της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 80 €/MWh αναμένεται να επιφέρει τις ίδιες μεταβολές στην εξέλιξη του τομέα με το προηγούμενο σενάριο: αύξηση της παραγωγής από βιομάζα και υδροηλεκτρική ενέργεια, πλήρη υποκατάσταση του φυσικού αερίου και των στερεών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή, μείωση της παραγωγής από πετρελαϊκά προϊόντα και μηδενισμό των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί από 97,3% το 2010 σε 98,7% το 2030 (μείωση από 96% σε 93% την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς).

### Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 80 €/MWh, έχει πολύ σημαντικές συνέπειες στην εξέλιξη του τομέα. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθεί κατά 2,6% το 2010 και κατά 1,4% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί κατά 37,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και κατά 33,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από βιομάζα υπερτετραπλασιάζεται σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+2,36 TWh ή +2810% το 2010 και +3,21 TWh ή +376,6% το 2030) και η συμμετοχή της στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει το 29,3% το 2030 (6,1% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Σημαντική προβλέπεται και η αύξηση της παραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργεια (+1,12 TWh το 2010 και το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι παραπάνω μορφές αναμένεται να διεισδύσουν εις βάρος του άνθρακα και του φυσικού αερίου. Η παραγωγή από άνθρακα μειώνεται με υψηλότερους ρυθμούς βραχυπρόθεσμα σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (-3,46 TWh ή -83,1% το 2010 και -4,16 TWh ή -67,7% το 2030). Το φυσικό αέριο προβλέπεται να υποκατασταθεί πλήρως στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας από το 2010 (-0,57 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,65 GW (ή 12,8%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων βιομάζας και των υδροηλεκτρικών σταθμών αυξάνεται κατά 0,67 GW και κατά 0,51 GW αντίστοιχα το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Αντίθετα αναμένεται μείωση των επενδύσεων σε ανθρακικούς σταθμούς (-0,67 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030). Οι αυξημένες επενδύσεις και το υψηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος των μονάδων ανανεώσιμων, προβλέπεται να επιφέρουν αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 18,6% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η αναμενόμενη υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, επιφέρουν σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς (-77% το 2010 και -70% το 2030).

### Βουλγαρία

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 80 €/MWh, επηρεάζει την εξέλιξη του τομέα κυρίως βραχυπρόθεσμα. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να φτάσει το 22,7% το 2010 κι έπειτα να πέσει σε 18% το 2030 (αύξηση από 9% σε 10,1% την ίδια περίοδο στο σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από αιολική ενέργεια προβλέπεται να υπερπενταπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (+1,49 TWh ή +622,4% το 2010 και +2 TWh ή +452,7% το 2030). Μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή αποκτά και η γεωθερμία από το 2010 (2,1% το 2010 και το 2030 από σχεδόν μηδενικό μερίδιο στο σενάριο αναφοράς). Η βιομάζα αναμένεται να αξιοποιηθεί νωρίτερα από το σενάριο αναφοράς (+2,67 TWh το 2010 και +0,6 TWh το 2030). Επίσης αναμένεται και αύξηση της παραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργεια σε μικρό βαθμό (+0,51 TWh το 2010 και +0,32 TWh το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι ανανεώσιμες πηγές προβλέπεται να διεισδύσουν εις βάρος των στερεών καυσίμων, του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας. Η παραγωγή από στερεά καύσιμα και φυσικό αέριο μειώνεται πιο έντονα βραχυπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-3,33 TWh και -2,39 TWh αντίστοιχα το 2010). Οι αντίστοιχες μειώσεις το 2030 είναι 1,44 TWh (ή 6,7%) για τα στερεά καύσιμα και 1,24 TWh (ή 18%) για το φυσικό αέριο. Η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά μεσοπρόθεσμα (-4,24 TWh ή -25,4% το 2020) κι έπειτα με μικρότερο ρυθμό (-1,54 TWh ή -9% το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,19 GW (ή 18%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το μερίδιο των μονάδων ανανεώσιμων στην συνολική εγκατεστημένη ισχύ φτάνει το 47,1% το 2030 (έναντι 33,7% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Η εγκατεστημένη ισχύς των ανεμογεννητριών αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1 GW (ή 656%) το 2030, ενώ των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου και των πυρηνικών σταθμών να μειωθεί κατά 0,28 και κατά 0,2 GW αντίστοιχα το ίδιο έτος (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Η αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεων κυρίως, συντελεί στην αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 8,4% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν έντονα βραχυπρόθεσμα (-17,2% το 2010) κι έπειτα σε μικρότερο βαθμό (-11,1% το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς.

### Ελλάδα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να διεισδύσουν με σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, λόγω της επιδότησης της παραγωγής από αυτές κατά 80 €/MWh. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,5% το 2010 και κατά 1,9% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων στην ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 43,3% το 2010 και το 78,3% το 2030 (14,2% και 21,6% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Τις σημαντικότερες αυξήσεις προβλέπεται να παρουσιάσει η παραγωγή από βιομάζα σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (+7,35 TWh το 2010 και +24,59 TWh το 2030). Επίσης αναμένεται αξιοποίηση της γεωθερμίας και της ηλιακής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας (σχεδόν μηδενικό μερίδιο στο σενάριο αναφοράς). Η παραγωγή από τις δύο μορφές αυξάνεται από 5,49 TWh το 2010 σε 16,18 TWh το 2030 και η συμμετοχή τους φτάνει το 18,2% το 2030. Επιπλέον προβλέπεται σημαντική αύξηση της παραγωγής από αιολική ενέργεια (+6,59 TWh το 2010 και +5,3 TWh το 2030). Οι παραπάνω μορφές αναμένεται να υποκαταστήσουν τα στερεά καύσιμα κυρίως, η παραγωγή από τα οποία μειώνεται κατά 21,4 TWh (ή 60%) το 2010 και κατά 34,04 TWh (ή 77,2%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώνεται μόνο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-3,97 TWh το 2020 και -13,78 TWh το 2030). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10,39 GW (ή 42,2%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+16,13 GW ή +171%) και το μερίδιο τους στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ φτάνει το 73,1% το 2030 (έναντι 38,4% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς). Τις σημαντικότερες αυξήσεις προβλέπεται να παρουσιάσει η χρήση των φωτοβολταϊκών και των μονάδων βιομάζας (+9,4 GW και +3,5 GW εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030). Αντίθετα οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειώσουν τις επενδύσεις σε θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων και μονάδες συνδυασμένου κύκλιου φυσικού αερίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-3,94 GW και -1,96 GW εγκατεστημένης ισχύος αντίστοιχα το 2030). Οι παραπάνω μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 34,3% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν κατά 43,5% το 2010 και κατά 63,2% το 2030 (των επιπέδων του σεναρίου αναφοράς), συνέπεια της υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή.

### Κροατία

Η επιδότηση της παραγωγής των ανανεώσιμων κατά 80 €/MWh επιφέρει σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή μεσοπρόθεσμα (+23,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2020) και λιγότερο μακροπρόθεσμα (+18,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από βιομάζα αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (+4,5 TWh ή 940% το 2020 και +3,18 TWh ή +175% το 2030). Σημαντική είναι και η αύξηση της παραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+1,91 TWh το 2010 και το 2030). Επιπλέον προβλέπεται και εντατικότερη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+0,35 TWh το 2030). Οι ανανεώσιμες πηγές προβλέπεται να υποκαταστήσουν τον άνθρακα και το φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή. Η παραγωγή από άνθρακα σχεδόν μηδενίζεται βραχυπρόθεσμα (-3,76 TWh ή -91% το 2010) κι έπειτα αυξάνεται. Το 2030 η παραγωγή από άνθρακα φτάνει τις 4,29 TWh, αλλά παραμένει μειωμένη κατά 3,07 TWh (ή 41,7%) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από φυσικό αέριο αναμένεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες κατ’ απόλυτη τιμή μειώσεις μεσοπρόθεσμα (-2,87 TWh το 2020 και -2,64 TWh το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,08 GW (ή 17,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να πραγματοποιήσουν περισσότερες επενδύσεις σε μονάδες ανανεώσιμων σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+1,7 GW ή +52,5% εγκατεστημένης ισχύος το 2030). Αντίθετα η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών στερεών καυσίμων και των μονάδων φυσικού αερίου μειώνεται το 2030 (-0,22 GW και -0,39 GW αντίστοιχα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Το λειτουργικό κόστος του τομέα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9,7% το 2030 και οι εκπομπές CO2 να μειωθούν κατά 32,4% το ίδιο έτος (σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς).

### ΠΓΔΜ

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 80 €/MWh, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 19,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 και κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από βιομάζα αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (+1,17 TWh ή +387% το 2020 και +0,91 TWh ή +180% το 2030). Επίσης προβλέπεται αύξηση της παραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργεια, κυρίως βραχυπρόθεσμα, (+0,43 TWh το 2010 και +0,2 TWh το 2030) και μικρή αύξηση της παραγωγής από αιολική ενέργεια κατ’ απόλυτη τιμή (+0,15 TWh ή 289% το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Αντίθετα αναμένεται μείωση της παραγωγής από τον εγχώριο λιγνίτη κατά 0,89 TWh (ή 19,1%) το 2010 και κατά 1,33 TWh (ή 21,4%) το 2030. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,22 GW (ή 11%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Τις σημαντικότερες αυξήσεις παρουσιάζει η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων βιομάζας και των ανεμογεννητριών το 2030 (+0,15 GW και +0,16 GW σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των λιγνιτικών σταθμών μειώνεται κατά 0,1 GW (ή 10%) το ίδιο έτος. Οι παραπάνω μεταβολές αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 6,6% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η προβλεπόμενη μερική υποκατάσταση του λιγνίτη από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, συντελεί στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 23,6% το 2020 και κατά 20,9% το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς).

### Ρουμανία

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 80 €/MWh επιφέρει σημαντική αύξηση της συμμετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή κυρίως μεσοπρόθεσμα (+10,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2010) και λιγότερο μακροπρόθεσμα (+5,1 το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,3 TWh και 2,2 TWh αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η βιομάζα αξιοποιείται νωρίτερα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+3 TWh το 2010 και +1 TWh το 2030). Οι παραπάνω μορφές προβλέπεται να διεισδύσουν εις βάρος κυρίως του φυσικού αερίου και των στερεών καυσίμων (σε μικρότερο βαθμό). Η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώνεται κατά 32% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, ενώ η παραγωγή από στερεά καύσιμα μειώνεται μόνο μεσοπρόθεσμα (-2,1 TWh το 2010 και –0,77 TWh το 2020) και επανακάμπτει στα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς το 2030. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να αυξηθεί κατά 10,2% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων (κυρίως υδροηλεκτρικοί σταθμοί και ανεμογεννήτριες) προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,3 GW το 2030, και των μονάδων φυσικού αερίου να μειωθεί κατά 1,7 GW το ίδιο έτος. Το λειτουργικό κόστος του τομέα παρουσιάζει σημαντική αύξηση βραχυπρόθεσμα (+8,1% το 2010) η οποία όμως εξομαλύνεται μακροπρόθεσμα (+3,8% το 2030 σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα στο σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να μειωθούν κατά 8,7% το 2010 και 6,2% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς.

### Σερβία-Μαυροβούνιο

Με την επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές κατά 80 €/MWh, η συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κυρίως μεσοπρόθεσμα (+16,05 ποσοστιαίες μονάδες το 2020) και σε μικρότερο βαθμό μακροπρόθεσμα (+12,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2030) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η παραγωγή από βιομάζα προβλέπεται να υπερτετραπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (+5,7 TWh ή +884% το 2020 και +4,68 TWh ή +318% το 2030). Η συμμετοχή της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή φτάνει το 34,7% το 2010 και το 27,5% το 2030 (31,4% και 25,4% αντίστοιχα στο σενάριο αναφοράς). Μακροπρόθεσμα κυρίως, αναμένεται και αύξηση της παραγωγής από αιολική ενέργεια (+0,45 TWh ή +310% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι παραπάνω μορφές προβλέπεται να διεισδύσουν εις βάρος του εγχώριου λιγνίτη κυρίως, η παραγωγή από τον οποίο μειώνεται κατά 6,18 TWh (ή 17,3%) το 2020 και κατά 7,26 TWh (ή 17,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αναμένεται επίσης μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο (-0,55 TWh το 2010 και -2,58 TWh το 2020). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,07 GW (ή 6,7%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Το μερίδιο των μονάδων ανανεώσιμων στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ φτάνει το 42,1% το 2030 (έναντι 35% το ίδιο έτος στο σενάριο αναφοράς), ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των λιγνιτικών σταθμών μειώνεται κατά 1,46 GW (ή 19,2%) το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι διαφοροποιήσεις στις επενδύσεις κυρίως, αναμένεται να επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος του τομέα κατά 5,5% το 2030 (σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν πιο έντονα μεσοπρόθεσμα σε σχέση με τα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς (-16,5% το 2020 και -11,1% το 2030).

### Τουρκία

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες κατά 80 €/MWh, επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην εξέλιξη του τομέα. Η συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 36,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 και κατά 27,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι δύο μορφές που προβλέπεται να παρουσιάσουν τις σημαντικότερες αυξήσεις της παραγωγής τους, είναι η ηλιακή ενέργεια και η γεωθερμία, που αξιοποιούνται σε πολύ μικρό βαθμό στο σενάριο αναφοράς (σχεδόν μηδενικό μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή). Η παραγωγή από τις δύο παραπάνω μορφές αυξάνεται από 8,21 TWh το 2010 σε 78,37 TWh το 2030 και η συμμετοχή τους φτάνει το 22,2% το 2030. Σημαντική προβλέπεται και η αύξηση της παραγωγής από βιομάζα και αιολική ενέργεια σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς (+11,37 TWh και +8,27 TWh αντίστοιχα το 2030). Οι ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να υποκαταστήσουν τα στερεά καύσιμα κυρίως. Η παραγωγή από αυτά μειώνεται κατά 26,41 TWh (ή 80,2%) το 2010 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς και μεσοπρόθεσμα σχεδόν μηδενίζεται (-42,3 TWh ή -91,1% το 2020). Η παραγωγή από στερεά καύσιμα επανακάμπτει μακροπρόθεσμα και φτάνει τις 13,25 TWh το 2030, ωστόσο παραμένει μειωμένη κατά 84,2% το ίδιο έτος σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Επίσης προβλέπεται και μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο κυρίως μεσοπρόθεσμα (-39,89 TWh ή -29,7% το 2020) και λιγότερο μακροπρόθεσμα (-19,51 TWh ή -9,7% το 2030) σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του σεναρίου αναφοράς. Επιπλέον δεν αναμένεται συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μακροπρόθεσμα σε αντίθεση με το σενάριο αναφοράς (-9,9 TWh το 2030). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 47,3 GW (ή 57,4%) το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων πηγών αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί το 2030 (+59,53 GW ή +252%), κυρίως λόγω της εκτεταμένης χρήσης φωτοβολταϊκών στην ηλεκτροπαραγωγή (47,1 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030). Αντίθετα οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να μειώσουν τις επενδύσεις σε θερμικούς σταθμούς στερεών καυσίμων σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-10,2 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030). Η αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεων, οδηγεί σε αύξηση του λειτουργικού κόστους του τομέα κατά 29,4% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η διείσδυση των ανανεώσιμων εις βάρος των ορυκτών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή, αναμένεται να επιφέρει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 56,3% το 2020 και κατά 46,6% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του σεναρίου αναφοράς.

# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης χαρακτηρίζονται από ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι οποίες προβλέπεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται με υψηλούς ρυθμούς. Κατά συνέπεια και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με υψηλούς ρυθμούς. Τις σημαντικότερες μεταβολές προβλέπεται να παρουσιάσουν ο οικιακός και ο τριτογενής τομέας. Στο τέλος της περιόδου, η ζήτηση τους αναμένεται να αποτελεί ποσοστό μεγαλύτερο από 75% - 80% στην περιοχή. Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση προβλέπεται να ικανοποιηθεί με αντίστοιχες μεταβολές της ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί κατά την περίοδο μελέτης από 333 TWh το 2000 σε 725 TWh το 2030 (αύξηση 118% ή ετήσιος ρυθμός αύξησης 2,6%). Η ανάγκη επενδύσεων γίνεται ιδιαίτερα έντονη από το 2015 στο σενάριο αναφοράς, οπότε πολλοί παλαιοί σταθμοί προβλέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να φτάσει τα 174,4 GW το 2030 από 95,3 GW το 2000 (αύξηση της τάξης του 82,9%). Οι σημαντικότερες τάσεις που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο σενάριο αναφοράς είναι οι παρακάτω:

Η παραγωγή από πυρηνική ενέργεια προβλέπεται να αυξηθεί με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με το μέσο ρυθμό αύξησης της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους να πέφτει σε 5,5% το 2030 (από 7,1% το 2000). Ωστόσο η συμβολή της στη διατήρηση των εξαγωγών από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία αναμένεται να εξακολουθήσει να είναι σημαντική.

Αναμένεται διατήρηση του κυρίαρχου ρόλου του λιγνίτη στις χώρες όπου υπάρχουν επαρκή αποθέματά του και σταδιακή διείσδυση του άνθρακα. Η συμμετοχή των στερεών καυσίμων στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά και να πέσει σε 35% το 2030 (από 40,5% το 2030).

Αναμένεται ραγδαία διείσδυση του φυσικού αερίου και σταδιακή αύξηση της συμμετοχής του. Κατά την τελευταία δεκαετία, το φυσικό αέριο προβλέπεται να έχει κυρίαρχο ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής και η συμμετοχή του στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή να φτάσει το 37,4% το 2030 από 19,2% το 2000.

Η χρήση των πετρελαϊκών προϊόντων αναμένεται να περιοριστεί σε σταθμούς αιχμής και σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. νησιά στην Ελλάδα) και κατά συνέπεια η συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά (1,7% το 2030 από 7,7% το 2000).

Αναμένεται σημαντική εξέλιξη της παραγωγής από αιολική ενέργεια και βιομάζα (29,2 TWh και 19 TWh αντίστοιχα το 2030). Ωστόσο η παραγωγή από υδροηλεκτρική ενέργεια, που εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη ανανεώσιμη μορφή στην περιοχή, προβλέπεται να αυξηθεί με μικρότερους ρυθμούς (97,2 TWh το 2030 από 80,2 TWh το 2000) και η συμμετοχή των ανανεώσιμων στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να μειωθεί σε 19,9% το 2030 (από 24,45% το 2000).

Το λειτουργικό κόστος του τομέα στην περιοχή αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί κατά την περίοδο μελέτης (45,75 δις  το 2030 από 18,21 δις € το 2000). Το μέσο συνολικό κόστος προβλέπεται να αυξηθεί από 46,75 €/MWh σε 53,87 €/MWh την ίδια περίοδο.

Οι πολύ χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2000 αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντικές αυξήσεις βραχυπρόθεσμα, ώστε ο τομέας σε όλες τις χώρες της περιοχής να λειτουργήσει με κέρδος. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η μέση τιμή πώλησης του ηλεκτρισμού προβλέπεται να αυξηθεί με μικρότερους ρυθμούς και να διαμορφωθεί στα 82,97 €/MWh το 2030 (από 60,06 €/MWh το 2000). Τις σημαντικότερες αυξήσεις αναμένεται να αντιμετωπίσει ο οικιακός τομέας ακολουθούμενος από τον τριτογενή τομέα.

Η υψηλή συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO2 κατά 37,8% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 2000. Ωστόσο η διείσδυση του φυσικού αερίου με υψηλούς ρυθμούς και η αντικατάσταση σημαντικού μέρους των παλαιών θερμικών σταθμών στερεών καυσίμων από νέους κυρίως, προβλέπεται να επιφέρουν μείωση του δείκτη ανθρακικής έντασης κατά 30,9% κατά την περίοδο μελέτης (0,35 tn CO2/MWh το 2030 από 0,51 tn CO2/MWh το 2000).

Στο σενάριο μεγαλύτερων ποσοτήτων και χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, ο ρόλος του καυσίμου αναμένεται να ενισχυθεί και η συμμετοχή του στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να φτάσει το 58,6% το 2030 (από 37,4% στο σενάριο αναφοράς). Το φυσικό αέριο αναμένεται να διεισδύσει εις βάρος των στερεών καυσίμων κυρίως, η συμμετοχή των οποίων πέφτει σε 16,9% το 2030 (από 35% στο σενάριο αναφοράς). Οι μειωμένες τιμές φυσικού αερίου και η αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (χαμηλότερο κεφαλαιουχικό κόστος σε σχέση με τους σταθμούς στερεών καυσίμων), προβλέπεται να επιφέρουν μείωση του λειτουργικού κόστους του τομέα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (-6% το 2030). Καθώς το φυσικό αέριο αναμένεται να υποκαταστήσει κυρίως τα στερεά καύσιμα στην ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής, οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (15,9% το 2030).

Στα σενάρια υψηλότερων τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια προβλέπεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς. Ωστόσο αναμένονται μεταβολές στην επιλογή των καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή, με τη συμμετοχή των στερεών καυσίμων κυρίως και της πυρηνικής ενέργειας σε μικρότερο βαθμό να αυξάνονται εις βάρος της συμμετοχής του φυσικού αερίου. Η συμμετοχή των στερεών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής προβλέπεται να αυξηθεί ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα (+0,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2010 και +4 ποσοστιαίες μονάδες το 2030 στο σενάριο υψηλών ρυθμών αύξησης των τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς). Επίσης, οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να αυξηθούν σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (+3,1% το 2030).

Η επιβολή φόρου για τις εκπομπές CO2, έχει σημαντικές συνέπειες στην εξέλιξη του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή. Η ελαστικότητα του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής να ανταποκριθεί στον επιβαλλόμενο φόρο (τρία σενάρια – 10, 30 και 70 €/tn) διαφαίνεται από τη σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 (-9,6%, -28,7% και -75,8% το 2030 αντίστοιχα στα τρία σενάρια φορολόγησης σε σχέση με το σενάριο αναφοράς), σε συνδυασμό με τη μικρή μείωση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιβολή του φόρου επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική αποτελεσματικότητα των στερεών καυσίμων και κατά συνέπεια αναμένεται μείωση της συμμετοχής του στην ηλεκτροπαραγωγή. Το κενό που δημιουργείται προβλέπεται να καλυφθεί με αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο κυρίως, πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές σε μικρότερο βαθμό.

Η επιδότηση της παραγωγής από ανανεώσιμες, αναμένεται να επιφέρει μικρή μείωση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η μείωση αυτή συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στην επιλογή των καυσίμων, με μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (τόσο κατ’ απόλυτες τιμές όσο και κατά τη συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή). Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή προβλέπεται να φτάσει το 22,1%, το 30,5% και το 44,1% το 2030 στα τρία σενάρια επιδότησης κατά 10, 40 και 80 €/MWh αντίστοιχα (από 19,9% στο σενάριο αναφοράς). Η διείσδυση τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί εις βάρος των στερεών καυσίμων κυρίως, του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας σε μικρότερο βαθμό. Οι εκπομπές CO2 προβλέπεται να μειωθούν κατά 3,5%, κατά 15,3% και κατά 35,3% το 2030 στα τρία σενάρια επιδότησης (κατά 10, 40 και 80 €/MWh αντίστοιχα) σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, λόγω της υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 136.305 | 138.570 | 154.005 | 166.516 | 187.494 | 203.315 | 253.789 |
| Φυσικό Αέριο | 63.892 | 89.642 | 123.865 | 155.083 | 202.292 | 245.783 | 271.538 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 25.816 | 22.565 | 21.347 | 17.756 | 15.000 | 13.247 | 12.351 |
| Βιομάζα | 729 | 1.032 | 2.010 | 5.928 | 9.154 | 17.427 | 19.025 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 23.634 | 24.023 | 18.304 | 26.009 | 28.093 | 30.871 | 39.982 |
| Αιολική Ενέργεια | 485 | 1.460 | 7.167 | 13.332 | 17.209 | 21.967 | 27.253 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 80.202 | 81.610 | 84.169 | 86.674 | 90.699 | 94.189 | 97.156 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 2.212 | 2.207 | 2.203 | 2.209 | 3.125 | 3.123 | 3.075 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | 78 | 79 | 264 | 305 | 455 | 716 | 957 |
| Συνολικά | 333.353 | 361.187 | 413.334 | 473.811 | 553.520 | 630.639 | 725.126 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 5.985 | 2.662 | 3.158 | 5.745 | 6.030 | 5.924 | 6.386 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 35,266 | 38,783 | 38,709 | 36,326 | 32,979 | 34,982 | 46,747 |
| Φυσικό Αέριο | 13,061 | 20,921 | 26,018 | 29,081 | 40,322 | 52,519 | 59,277 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 9,531 | 10,238 | 11,346 | 8,869 | 6,601 | 5,710 | 5,052 |
| Βιομάζα | 0,420 | 0,493 | 0,764 | 1,506 | 2,022 | 5,804 | 6,444 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 4,460 | 3,580 | 2,700 | 3,697 | 3,958 | 4,122 | 5,092 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,210 | 0,626 | 2,892 | 5,088 | 6,521 | 8,803 | 12,497 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 31,856 | 32,152 | 33,445 | 34,313 | 35,709 | 36,867 | 37,987 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 1,000 | 0,872 | 0,713 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | 0,019 | 0,020 | 0,085 | 0,118 | 0,204 | 0,354 | 0,552 |
| Συνολικά | 95,342 | 107,333 | 116,480 | 119,519 | 129,316 | 150,032 | 174,361 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ |  | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 5,552 | 0,986 | 1,071 | 2,605 | 11,685 | 17,480 |
| Φυσικό Αέριο |  | 7,860 | 5,115 | 3,884 | 12,747 | 16,435 | 7,605 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 1,295 | 1,329 | 0,845 | 0,289 | 0,754 | 0,326 |
| Βιομάζα |  | 0,073 | 0,271 | 0,742 | 0,643 | 4,003 | 0,720 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | 0,997 | 0,261 | 1,164 | 1,970 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 0,416 | 2,277 | 2,228 | 1,507 | 2,355 | 3,733 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 0,296 | 1,293 | 0,868 | 1,396 | 1,157 | 1,120 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | - | - | 0,557 | 0,028 | 0,039 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) |  | 0,001 | 0,065 | 0,033 | 0,086 | 0,150 | 0,198 |
| Συνολικά |  | 15,493 | 11,336 | 10,668 | 20,091 | 37,731 | 33,191 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 455.215 | 462.601 | 508.002 | 531.053 | 579.398 | 567.390 | 618.599 |
| Φυσικό Αέριο | 168.916 | 209.504 | 271.083 | 330.796 | 396.416 | 445.139 | 482.991 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 128.665 | 98.572 | 82.072 | 75.137 | 66.361 | 44.036 | 34.848 |
| Βιομάζα | 10.776 | 11.245 | 15.340 | 26.618 | 33.077 | 51.212 | 54.243 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 70.890 | 72.056 | 54.901 | 77.651 | 83.570 | 90.387 | 113.091 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 7.673 | 7.534 | 7.378 | 7.206 | 7.015 | 6.806 | 6.576 |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 81.448 | 83.833 | 93.795 | 102.505 | 110.987 | 120.474 | 128.969 |
| Συνολικά | 923.583 | 945.345 | 1.032.572 | 1.150.966 | 1.276.825 | 1.325.444 | 1.439.317 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 18,21 | 21,63 | 24,84 | 27,91 | 32,52 | 38,74 | 45,75 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 46,75 | 51,13 | 50,80 | 49,62 | 49,39 | 51,86 | 53,87 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 17,19 | 18,79 | 18,40 | 17,21 | 16,39 | 18,62 | 21,12 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 29,56 | 32,34 | 32,40 | 32,41 | 32,99 | 33,24 | 32,74 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 60,06 | 72,53 | 73,79 | 73,48 | 74,35 | 79,98 | 82,97 |
| - στη Βιομηχανία | 52,86 | 60,22 | 57,56 | 54,78 | 52,24 | 53,27 | 52,50 |
| - στον Οικιακό | 55,62 | 69,72 | 75,12 | 76,89 | 80,91 | 89,23 | 93,99 |
| - στον Τριτογενή | 81,80 | 95,36 | 92,95 | 90,50 | 87,30 | 90,84 | 92,30 |
| - στις Μεταφορές | 56,50 | 77,38 | 76,05 | 73,68 | 70,87 | 72,96 | 72,59 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 43,93 | 56,97 | 56,13 | 54,85 | 53,45 | 55,06 | 54,68 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 232,33 | 234,62 | 258,45 | 277,75 | 304,54 | 300,60 | 320,10 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,37 | 0,35 |

| ΑΛΒΑΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 4 | 14 | 2 | 22 | 46 | 48 | 54 |
| Φυσικό Αέριο | - | 30 | 30 | 30 | 264 | 264 | 264 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 144 | 158 | 164 | 159 | 121 | 121 | 159 |
| Βιομάζα | - | 5 | 11 | 40 | 256 | 363 | 412 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | - | 3 | 14 | 18 | 58 | 71 | 78 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 4.594 | 4.665 | 4.687 | 4.736 | 5.038 | 5.384 | 5.798 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | - | 2 | 6 | 13 | 27 |
| Συνολικά | 4.742 | 4.875 | 4.908 | 5.006 | 5.788 | 6.263 | 6.793 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 1.002 | 554 | 450 | 655 | 623 | 629 | 597 |
| ΑΛΒΑΝΙΑ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | 0,008 | 0,008 | 0,009 |
| Φυσικό Αέριο | - | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 0,125 | 0,167 | 0,427 | 0,377 | 0,303 | 0,413 | 0,420 |
| Βιομάζα | - | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,039 | 0,054 | 0,061 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | - | 0,002 | 0,012 | 0,015 | 0,049 | 0,062 | 0,069 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 1,596 | 1,621 | 1,626 | 1,638 | 1,748 | 1,877 | 2,034 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | - | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,022 |
| Συνολικά | 1,723 | 1,797 | 2,072 | 2,047 | 2,192 | 2,464 | 2,655 |
| ΑΛΒΑΝΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΑΛΒΑΝΙΑ |  | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | - | 0,000 | 0,003 | 0,004 | 0,000 | 0,001 |
| Φυσικό Αέριο |  | 0,004 | - | - | 0,036 | - | - |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 0,042 | 0,260 | - | 0,001 | 0,110 | 0,007 |
| Βιομάζα |  | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,032 | 0,015 | 0,008 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια |  | 0,002 | 0,010 | 0,003 | 0,034 | 0,013 | 0,009 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 0,025 | 0,005 | 0,012 | 0,110 | 0,128 | 0,157 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) |  | - | - | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,011 |
| Συνολικά |  | 0,074 | 0,277 | 0,025 | 0,220 | 0,272 | 0,193 |
| ΑΛΒΑΝΙΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 52 | 92 | 30 | 74 | 121 | 119 | 131 |
| Φυσικό Αέριο | 183 | 223 | 59 | 59 | 498 | 498 | 498 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 933 | 647 | 864 | 841 | 658 | 652 | 702 |
| Βιομάζα | 6 | 21 | 43 | 107 | 648 | 910 | 1.019 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 4.594 | 4.668 | 4.701 | 4.756 | 5.102 | 5.467 | 5.903 |
| Συνολικά | 5.769 | 5.650 | 5.697 | 5.837 | 7.026 | 7.646 | 8.253 |
| ΑΛΒΑΝΙΑ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,30 | 0,34 | 0,38 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 42,36 | 46,22 | 46,24 | 44,74 | 45,67 | 48,62 | 49,79 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 19,33 | 20,09 | 20,92 | 19,13 | 19,21 | 20,94 | 22,46 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 23,03 | 26,13 | 25,31 | 25,61 | 26,46 | 27,68 | 27,34 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 37,56 | 52,22 | 54,18 | 54,52 | 57,84 | 63,08 | 66,19 |
| - στη Βιομηχανία | 18,16 | 28,40 | 27,16 | 26,24 | 26,36 | 27,09 | 26,68 |
| - στον Οικιακό | 40,91 | 56,47 | 59,23 | 59,69 | 63,09 | 68,88 | 72,34 |
| - στον Τριτογενή | 54,72 | 65,15 | 64,14 | 61,11 | 61,60 | 64,50 | 65,21 |
| - στις Μεταφορές | 45,27 | 59,02 | 55,85 | 51,49 | 50,25 | 50,89 | 49,73 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 17,49 | 27,44 | 30,80 | 33,55 | 37,27 | 42,04 | 45,23 |
| ΑΛΒΑΝΙΑ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 0,31 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |

| ΒΟΣΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
| ΒΟΣΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 4.121 | 5.049 | 4.170 | 4.075 | 4.830 | 5.510 | 6.151 |
| Φυσικό Αέριο | - | 162 | 328 | 573 | 573 | 573 | 574 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 47 | 337 | 214 | 203 | 181 | 29 | 30 |
| Βιομάζα | - | 17 | 84 | 196 | 544 | 702 | 854 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | - | 3 | 23 | 32 | 40 | 44 | 48 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 5.094 | 5.366 | 5.623 | 5.826 | 6.092 | 6.263 | 6.395 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | - | 2 | 6 | 13 | 27 |
| Συνολικά | 9.263 | 10.933 | 10.442 | 10.907 | 12.266 | 13.135 | 14.078 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | -1.064 | -2.444 | -1.711 | -1.540 | -1.386 | -1.317 | -1.304 |
| ΒΟΣΝΙΑ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΒΟΣΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 1,765 | 1,865 | 2,121 | 2,268 | 2,271 | 2,161 | 2,268 |
| Φυσικό Αέριο | - | 0,060 | 0,102 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 0,045 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,030 |
| Βιομάζα | - | 0,007 | 0,012 | 0,028 | 0,075 | 0,096 | 0,116 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | - | 0,002 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,032 | 0,034 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 1,983 | 2,105 | 2,199 | 2,266 | 2,346 | 2,406 | 2,444 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | - | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,022 |
| Συνολικά | 3,793 | 4,142 | 4,552 | 4,823 | 4,962 | 4,940 | 5,046 |
| ΒΟΣΝΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΒΟΣΝΙΑ |  | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 0,100 | 0,256 | 0,357 | 0,202 | 0,105 | 0,107 |
| Φυσικό Αέριο |  | 0,060 | 0,042 | 0,031 | - | - | - |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 0,057 | - | - | - | - | - |
| Βιομάζα |  | 0,007 | 0,005 | 0,017 | 0,047 | 0,020 | 0,027 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια |  | 0,002 | 0,014 | 0,007 | 0,006 | 0,003 | 0,005 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 0,122 | 0,094 | 0,068 | 0,080 | 0,059 | 0,038 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) |  | - | - | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,011 |
| Συνολικά |  | 0,349 | 0,410 | 0,481 | 0,339 | 0,193 | 0,187 |
| ΒΟΣΝΙΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΒΟΣΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 21.439 | 26.083 | 19.133 | 11.580 | 11.066 | 12.806 | 14.384 |
| Φυσικό Αέριο | 644 | 1.112 | 1.259 | 1.812 | 2.056 | 1.924 | 1.788 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 803 | 1.404 | 984 | 829 | 616 | 207 | 209 |
| Βιομάζα | - | 40 | 208 | 454 | 1.153 | 1.479 | 1.767 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 5.094 | 5.369 | 5.646 | 5.860 | 6.138 | 6.320 | 6.469 |
| Συνολικά | 27.980 | 34.008 | 27.230 | 20.535 | 21.029 | 22.737 | 24.616 |
| ΒΟΣΝΙΑ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΒΟΣΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 0,60 | 0,80 | 0,59 | 0,64 | 0,73 | 0,79 | 0,85 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 62,50 | 78,59 | 53,91 | 52,67 | 51,03 | 51,39 | 51,15 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 20,83 | 22,65 | 26,88 | 30,19 | 28,32 | 27,50 | 26,69 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 41,67 | 55,93 | 27,04 | 22,47 | 22,71 | 23,89 | 24,46 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 69,18 | 72,04 | 76,38 | 75,64 | 74,61 | 80,72 | 82,90 |
| - στη Βιομηχανία | 68,93 | 51,33 | 47,34 | 42,80 | 39,22 | 39,78 | 38,59 |
| - στον Οικιακό | 58,79 | 64,01 | 72,38 | 75,54 | 77,00 | 85,26 | 89,12 |
| - στον Τριτογενή | 108,76 | 121,94 | 116,98 | 102,82 | 90,06 | 87,47 | 81,49 |
| - στις Μεταφορές | - | - | - | - | - | - | - |
| - σε Άλλες Χρήσεις | - | - | - | - | - | - | - |
| ΒΟΣΝΙΑ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΒΟΣΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 7,67 | 9,51 | 7,01 | 4,54 | 4,37 | 4,83 | 5,35 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,59 | 0,65 | 0,50 | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |

| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 17.338 | 17.085 | 20.798 | 18.561 | 20.880 | 19.334 | 21.657 |
| Φυσικό Αέριο | 1.554 | 2.226 | 4.459 | 5.482 | 4.801 | 6.750 | 6.904 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 661 | 496 | 578 | 279 | 279 | 245 | 279 |
| Βιομάζα | 15 | 12 | 497 | 856 | 1.288 | 1.206 | 1.062 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 18.178 | 18.512 | 12.738 | 14.878 | 16.739 | 17.564 | 17.014 |
| Αιολική Ενέργεια | - | 6 | 240 | 328 | 328 | 413 | 444 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 2.673 | 2.932 | 3.104 | 3.077 | 3.153 | 3.378 | 3.668 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 268 | 268 | 267 | 265 | 264 | 299 | 320 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | 2 | 5 | 9 | 19 | 33 |
| Συνολικά | 40.687 | 41.536 | 42.682 | 43.730 | 47.740 | 49.208 | 51.379 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | -4.619 | -6.258 | -6.383 | -5.936 | -5.521 | -5.134 | -4.775 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 5,453 | 5,265 | 4,593 | 3,413 | 3,608 | 3,293 | 3,766 |
| Φυσικό Αέριο | 0,405 | 0,562 | 1,117 | 1,117 | 1,040 | 1,837 | 2,363 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 0,780 | 0,782 | 0,726 | 0,081 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Βιομάζα | 0,221 | 0,221 | 0,307 | 0,365 | 0,356 | 0,868 | 0,905 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 3,760 | 2,880 | 2,000 | 2,297 | 2,558 | 2,496 | 2,233 |
| Αιολική Ενέργεια | - | 0,004 | 0,172 | 0,234 | 0,234 | 0,295 | 0,317 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 1,998 | 1,998 | 2,196 | 2,221 | 2,236 | 2,291 | 2,441 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,102 | 0,064 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | 0,027 |
| Συνολικά | 12,723 | 11,818 | 11,218 | 9,837 | 10,203 | 11,254 | 12,173 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |  | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 0,670 | - | - | 0,585 | 1,065 | 1,108 |
| Φυσικό Αέριο |  | 0,157 | 0,555 | - | 0,027 | 1,056 | 0,569 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 0,002 | 0,029 | 0,027 | - | - | - |
| Βιομάζα |  | - | 0,086 | 0,058 | 0,062 | 0,630 | 0,070 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | 0,297 | 0,261 | 0,938 | 0,736 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 0,004 | 0,168 | 0,062 | - | 0,061 | 0,026 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | - | 0,198 | 0,025 | 0,015 | 0,055 | 0,150 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | - | - | - | 0,028 | 0,036 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) |  | - | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,008 | 0,012 |
| Συνολικά |  | 0,833 | 1,036 | 0,472 | 0,954 | 3,840 | 2,706 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 61.721 | 60.586 | 75.517 | 64.456 | 70.396 | 59.608 | 59.486 |
| Φυσικό Αέριο | 8.476 | 8.962 | 10.257 | 15.004 | 11.478 | 12.138 | 12.519 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 5.294 | 3.776 | 4.136 | 1.934 | 1.660 | 1.457 | 1.376 |
| Βιομάζα | 204 | 239 | 1.682 | 2.706 | 4.121 | 4.764 | 4.402 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 54.525 | 55.527 | 38.207 | 44.263 | 49.514 | 50.773 | 47.559 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 703 | 701 | 698 | 695 | 690 | 685 | 679 |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 2.673 | 2.937 | 3.346 | 3.409 | 3.490 | 3.809 | 4.144 |
| Συνολικά | 133.595 | 132.728 | 133.843 | 132.467 | 141.349 | 133.234 | 130.166 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 1,59 | 1,65 | 1,89 | 1,96 | 2,28 | 2,69 | 3,05 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 38,83 | 39,57 | 43,28 | 42,21 | 42,95 | 47,68 | 50,76 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 18,66 | 17,11 | 16,34 | 15,80 | 16,86 | 22,27 | 25,67 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 20,16 | 22,47 | 26,94 | 26,42 | 26,09 | 25,41 | 25,09 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 40,09 | 57,93 | 65,87 | 66,55 | 70,13 | 80,01 | 87,54 |
| - στη Βιομηχανία | 25,83 | 37,62 | 38,07 | 40,65 | 37,05 | 39,84 | 41,41 |
| - στον Οικιακό | 39,12 | 51,77 | 67,71 | 63,74 | 75,44 | 87,35 | 96,63 |
| - στον Τριτογενή | 63,72 | 98,32 | 99,54 | 107,37 | 99,33 | 109,40 | 115,52 |
| - στις Μεταφορές | 42,14 | 61,14 | 61,53 | 65,73 | 60,13 | 65,24 | 68,10 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 25,84 | 37,61 | 38,10 | 40,73 | 37,17 | 40,01 | 41,62 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 25,09 | 24,38 | 30,04 | 26,82 | 28,18 | 24,30 | 24,11 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,45 | 0,43 | 0,52 | 0,45 | 0,43 | 0,36 | 0,34 |

| ΕΛΛΑΔΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
| ΕΛΛΑΔΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 34.197 | 37.345 | 35.699 | 37.244 | 36.349 | 37.656 | 44.121 |
| Φυσικό Αέριο | 5.861 | 8.339 | 14.753 | 21.462 | 23.689 | 23.443 | 20.653 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 8.664 | 10.044 | 9.741 | 7.310 | 7.132 | 6.785 | 6.333 |
| Βιομάζα | 451 | 465 | 146 | 424 | 557 | 2.661 | 3.058 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | 451 | 1.403 | 5.559 | 7.334 | 10.913 | 11.558 | 11.672 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 3.691 | 3.908 | 4.221 | 4.461 | 4.539 | 4.582 | 4.611 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | 2 | 3 | 36 | 53 | 148 | 190 | 249 |
| Συνολικά | 53.317 | 61.507 | 70.155 | 78.289 | 83.326 | 86.876 | 90.698 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | - 11 | 3.450 | 3.105 | 2.795 | 2.515 | 2.264 | 2.037 |
| ΕΛΛΑΔΑ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΕΛΛΑΔΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 4,908 | 5,286 | 5,286 | 5,318 | 5,083 | 5,399 | 6,280 |
| Φυσικό Αέριο | 1,150 | 1,896 | 3,444 | 5,044 | 5,626 | 6,944 | 7,007 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 2,114 | 2,738 | 3,318 | 3,304 | 2,828 | 2,372 | 2,273 |
| Βιομάζα | 0,063 | 0,113 | 0,163 | 0,163 | 0,156 | 0,459 | 0,489 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | 0,189 | 0,588 | 2,180 | 2,822 | 4,102 | 4,337 | 4,390 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 3,061 | 3,111 | 3,615 | 3,847 | 3,922 | 3,977 | 4,012 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | 0,001 | 0,002 | 0,014 | 0,029 | 0,069 | 0,103 | 0,151 |
| Συνολικά | 11,485 | 13,734 | 18,019 | 20,525 | 21,785 | 23,592 | 24,602 |
| ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΕΛΛΑΔΑ |  | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 0,380 | - | 0,400 | 0,456 | 1,468 | 2,015 |
| Φυσικό Αέριο |  | 0,746 | 1,548 | 1,600 | 0,582 | 1,318 | 0,062 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 0,624 | 0,580 | 0,330 | 0,270 | 0,150 | 0,319 |
| Βιομάζα |  | 0,050 | 0,050 | - | 0,012 | 0,323 | 0,055 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια |  | 0,399 | 1,601 | 0,670 | 1,347 | 0,300 | 0,075 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 0,050 | 0,504 | 0,232 | 0,075 | 0,055 | 0,035 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) |  | 0,001 | 0,012 | 0,014 | 0,040 | 0,034 | 0,048 |
| Συνολικά |  | 2,250 | 4,295 | 3,246 | 2,782 | 3,649 | 2,609 |
| ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΕΛΛΑΔΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 96.930 | 105.582 | 100.912 | 104.850 | 100.187 | 98.302 | 108.380 |
| Φυσικό Αέριο | 15.920 | 19.767 | 37.092 | 46.895 | 52.250 | 52.859 | 51.481 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 38.053 | 42.418 | 32.589 | 29.429 | 25.495 | 21.435 | 15.971 |
| Βιομάζα | 2.439 | 2.537 | 1.444 | 1.984 | 3.914 | 5.783 | 6.067 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 4.143 | 5.314 | 9.988 | 12.021 | 16.202 | 16.933 | 17.135 |
| Συνολικά | 157.485 | 175.619 | 182.027 | 195.178 | 198.048 | 195.312 | 199.034 |
| ΕΛΛΑΔΑ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΕΛΛΑΔΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 3,45 | 4,49 | 4,87 | 5,45 | 5,97 | 6,71 | 7,14 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 55,18 | 58,91 | 55,91 | 57,57 | 59,24 | 63,72 | 65,41 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 12,73 | 12,93 | 16,29 | 17,06 | 17,69 | 20,34 | 22,69 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 42,45 | 45,98 | 39,63 | 40,51 | 41,55 | 43,37 | 42,72 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 70,31 | 74,19 | 75,72 | 80,32 | 85,76 | 95,20 | 100,31 |
| - στη Βιομηχανία | 51,81 | 53,88 | 51,72 | 52,85 | 54,45 | 57,83 | 58,05 |
| - στον Οικιακό | 68,68 | 71,43 | 74,70 | 81,60 | 89,70 | 102,21 | 110,33 |
| - στον Τριτογενή | 89,70 | 93,37 | 94,56 | 98,90 | 104,24 | 114,18 | 118,56 |
| - στις Μεταφορές | 79,23 | 82,40 | 82,26 | 85,27 | 89,08 | 96,57 | 99,19 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 45,11 | 46,98 | 45,88 | 48,27 | 51,24 | 56,07 | 58,11 |
| ΕΛΛΑΔΑ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΕΛΛΑΔΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 48,17 | 53,21 | 52,47 | 55,02 | 53,20 | 51,08 | 52,40 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,68 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,45 |

| ΠΓΔΜ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
| ΠΓΔΜ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 5.209 | 4.455 | 4.672 | 4.972 | 5.856 | 6.017 | 6.236 |
| Φυσικό Αέριο | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 423 | 121 | 211 | 148 | 7 | 6 | 5 |
| Βιομάζα | - | 4 | 31 | 148 | 303 | 397 | 503 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | - | - | 7 | 14 | 43 | 49 | 50 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 1.170 | 1.187 | 1.393 | 1.449 | 1.657 | 1.681 | 1.689 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Συνολικά | 6.811 | 5.767 | 6.313 | 6.731 | 7.867 | 8.151 | 8.487 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 112 | 1.294 | 1.281 | 1.473 | 1.694 | 1.948 | 2.240 |
| ΠΓΔΜ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΠΓΔΜ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 0,800 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,858 | 0,922 | 0,985 |
| Φυσικό Αέριο | 0,015 | 0,015 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,194 | 0,225 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Βιομάζα | - | 0,001 | 0,005 | 0,029 | 0,063 | 0,085 | 0,101 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | - | - | 0,005 | 0,012 | 0,033 | 0,037 | 0,039 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 0,472 | 0,477 | 0,560 | 0,578 | 0,654 | 0,664 | 0,665 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | - | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| Συνολικά | 1,497 | 1,584 | 1,802 | 1,851 | 1,750 | 1,905 | 2,019 |
| ΠΓΔΜ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΠΓΔΜ |  | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 0,082 | - | - | 0,102 | 0,064 | 0,063 |
| Φυσικό Αέριο |  | - | 0,125 | - | - | 0,054 | 0,030 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | - | - | - | 0,001 | - | - |
| Βιομάζα |  | 0,001 | 0,004 | 0,024 | 0,033 | 0,022 | 0,016 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια |  | - | 0,005 | 0,007 | 0,021 | 0,004 | 0,002 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 0,005 | 0,084 | 0,018 | 0,076 | 0,010 | 0,002 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) |  | - | - | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| Συνολικά |  | 0,087 | 0,218 | 0,049 | 0,234 | 0,155 | 0,114 |
| ΠΓΔΜ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΠΓΔΜ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 15.911 | 14.056 | 14.486 | 15.107 | 17.487 | 18.102 | 18.733 |
| Φυσικό Αέριο | 853 | 420 | 453 | 538 | 551 | 565 | 580 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 3.414 | 2.236 | 2.460 | 2.451 | 1.829 | 1.409 | 1.242 |
| Βιομάζα | 88 | 92 | 154 | 368 | 728 | 902 | 1.093 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 1.170 | 1.187 | 1.400 | 1.463 | 1.702 | 1.732 | 1.743 |
| Συνολικά | 21.437 | 17.991 | 18.953 | 19.927 | 22.297 | 22.711 | 23.391 |
| ΠΓΔΜ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΠΓΔΜ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 0,39 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,65 | 0,74 | 0,81 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 44,12 | 45,93 | 49,11 | 51,45 | 52,34 | 55,28 | 56,66 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 8,11 | 10,23 | 10,58 | 10,94 | 11,84 | 12,92 | 13,37 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 36,01 | 35,70 | 38,52 | 40,51 | 40,50 | 42,35 | 43,29 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 37,14 | 44,37 | 63,15 | 71,92 | 77,87 | 86,19 | 91,32 |
| - στη Βιομηχανία | 26,56 | 30,88 | 41,99 | 45,73 | 46,47 | 48,60 | 48,91 |
| - στον Οικιακό | 38,96 | 42,59 | 62,46 | 73,07 | 80,56 | 90,61 | 97,27 |
| - στον Τριτογενή | 48,36 | 67,93 | 92,16 | 100,63 | 104,59 | 111,01 | 112,69 |
| - στις Μεταφορές | 41,16 | 44,78 | 60,57 | 65,79 | 67,44 | 70,83 | 71,35 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 26,88 | 31,14 | 42,40 | 46,23 | 47,06 | 49,29 | 49,68 |
| ΠΓΔΜ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΠΓΔΜ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 6,79 | 5,71 | 5,93 | 6,17 | 6,83 | 6,93 | 7,10 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,66 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,55 |

| ΚΡΟΑΤΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 1.551 | 2.403 | 4.141 | 5.281 | 6.119 | 6.449 | 7.356 |
| Φυσικό Αέριο | 1.566 | 5.561 | 7.973 | 8.647 | 10.821 | 11.679 | 12.188 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 1.691 | 1.476 | 1.292 | 1.130 | 989 | 865 | 757 |
| Βιομάζα | 1 | 4 | 68 | 184 | 477 | 1.414 | 1.816 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | - | 5 | 12 | 74 | 94 | 102 | 109 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 5.873 | 6.101 | 6.179 | 6.365 | 7.052 | 7.272 | 7.596 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | - | 2 | 6 | 13 | 27 |
| Συνολικά | 10.683 | 15.551 | 19.665 | 21.683 | 25.557 | 27.795 | 29.848 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 3.999 | 997 | 109 | 1.030 | 875 | 613 | 552 |
| ΚΡΟΑΤΙΑ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 0,346 | 0,346 | 0,586 | 0,846 | 0,846 | 0,881 | 1,031 |
| Φυσικό Αέριο | 0,776 | 1,478 | 1,878 | 1,878 | 2,145 | 1,935 | 2,052 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,319 | 0,226 | 0,163 | 0,162 |
| Βιομάζα | 0,015 | 0,015 | 0,021 | 0,032 | 0,076 | 0,187 | 0,241 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | - | 0,003 | 0,008 | 0,056 | 0,070 | 0,076 | 0,081 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 2,090 | 2,140 | 2,164 | 2,208 | 2,482 | 2,532 | 2,607 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | - | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,022 |
| Συνολικά | 3,635 | 4,391 | 5,066 | 5,341 | 5,849 | 5,784 | 6,196 |
| ΚΡΟΑΤΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΚΡΟΑΤΙΑ |  | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | - | 0,240 | 0,260 | - | 0,066 | 0,150 |
| Φυσικό Αέριο |  | 0,703 | 0,400 | - | 0,672 | 0,111 | 0,117 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 0,000 | - | - | 0,017 | 0,146 | - |
| Βιομάζα |  | 0,000 | 0,006 | 0,011 | 0,043 | 0,126 | 0,054 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια |  | 0,003 | 0,005 | 0,048 | 0,014 | 0,006 | 0,007 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 0,050 | 0,024 | 0,044 | 0,274 | 0,050 | 0,075 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) |  | - | - | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,011 |
| Συνολικά |  | 0,756 | 0,675 | 0,365 | 1,023 | 0,510 | 0,415 |
| ΚΡΟΑΤΙΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 4.436 | 6.872 | 11.845 | 15.105 | 17.501 | 18.204 | 20.157 |
| Φυσικό Αέριο | 7.129 | 11.018 | 15.526 | 16.697 | 19.203 | 20.615 | 21.046 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 5.609 | 4.439 | 4.009 | 3.689 | 3.063 | 1.935 | 1.665 |
| Βιομάζα | 4 | 11 | 180 | 478 | 1.010 | 2.790 | 3.533 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 5.873 | 6.106 | 6.191 | 6.441 | 7.152 | 7.387 | 7.732 |
| Συνολικά | 23.051 | 28.447 | 37.751 | 42.409 | 47.929 | 50.932 | 54.133 |
| ΚΡΟΑΤΙΑ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 0,82 | 1,00 | 1,21 | 1,40 | 1,62 | 1,80 | 1,97 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 53,10 | 59,18 | 60,55 | 61,15 | 60,53 | 61,83 | 63,16 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 20,00 | 22,33 | 22,23 | 21,40 | 20,23 | 19,53 | 19,93 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 33,10 | 36,85 | 38,32 | 39,75 | 40,29 | 42,30 | 43,22 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 69,34 | 82,90 | 84,95 | 85,21 | 84,69 | 87,27 | 88,70 |
| - στη Βιομηχανία | 50,58 | 52,19 | 52,45 | 51,89 | 50,83 | 51,90 | 51,97 |
| - στον Οικιακό | 72,29 | 87,64 | 89,44 | 89,62 | 88,88 | 91,69 | 93,36 |
| - στον Τριτογενή | 83,31 | 99,97 | 100,51 | 99,24 | 97,04 | 98,73 | 99,23 |
| - στις Μεταφορές | 75,27 | 89,00 | 89,21 | 87,85 | 85,68 | 86,97 | 87,13 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 49,05 | 55,99 | 56,34 | 55,78 | 54,69 | 55,87 | 56,05 |
| ΚΡΟΑΤΙΑ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 4,48 | 5,72 | 8,19 | 9,44 | 10,51 | 10,68 | 11,36 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,32 | 0,31 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 |

| ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 18.873 | 23.526 | 25.545 | 27.132 | 31.246 | 38.484 | 42.559 |
| Φυσικό Αέριο | 9.068 | 7.664 | 16.455 | 18.614 | 24.055 | 25.220 | 27.208 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 3.397 | 2.887 | 2.454 | 3.138 | 2.197 | 1.507 | 1.459 |
| Βιομάζα | 42 | 286 | 184 | 1.153 | 1.494 | 1.994 | 2.175 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 5.456 | 5.511 | 5.566 | 11.131 | 11.354 | 11.540 | 13.049 |
| Αιολική Ενέργεια | 1 | 8 | 52 | 52 | 52 | 458 | 492 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 14.775 | 14.867 | 15.977 | 17.071 | 18.295 | 18.929 | 19.314 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 389 | 427 | 471 | 527 | 737 | 793 | 829 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | 2 | 5 | 10 | 29 | 56 |
| Συνολικά | 52.002 | 55.176 | 66.705 | 78.824 | 89.439 | 98.954 | 107.140 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | -696 | -1.230 | -1.080 | -972 | -875 | -787 | -709 |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 8,242 | 6,430 | 6,908 | 7,608 |
| Φυσικό Αέριο | 3,347 | 4,357 | 6,602 | 6,359 | 6,373 | 5,565 | 5,469 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 3,228 | 3,228 | 3,141 | 2,213 | 1,158 | 0,614 | 0,286 |
| Βιομάζα | 0,030 | 0,042 | 0,042 | 0,306 | 0,416 | 0,547 | 0,594 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,596 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,001 | 0,006 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,331 | 0,355 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 6,020 | 6,020 | 6,270 | 6,575 | 6,926 | 7,061 | 7,138 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,265 | 0,207 | 0,152 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,023 | 0,045 |
| Συνολικά | 22,692 | 23,718 | 26,162 | 25,334 | 23,017 | 22,656 | 23,243 |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ |  | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | - | - | - | 0,159 | 4,505 | 2,944 |
| Φυσικό Αέριο |  | 1,010 | 2,245 | 0,387 | 0,962 | 0,140 | 0,534 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | - | - | - | - | 0,286 | - |
| Βιομάζα |  | 0,012 | - | 0,264 | 0,120 | 0,146 | 0,052 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | 0,700 | - | - | 0,196 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 0,005 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | 0,029 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | - | 0,250 | 0,305 | 0,351 | 0,135 | 0,077 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | - | - | 0,149 | - | 0,003 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) |  | - | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,016 | 0,022 |
| Συνολικά |  | 1,027 | 2,531 | 1,659 | 1,746 | 5,518 | 3,857 |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 62.984 | 79.509 | 85.327 | 90.170 | 99.263 | 100.889 | 99.087 |
| Φυσικό Αέριο | 38.798 | 34.028 | 42.364 | 45.342 | 56.656 | 58.647 | 59.241 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 31.009 | 17.789 | 13.972 | 17.442 | 20.056 | 5.648 | 3.925 |
| Βιομάζα | 7.047 | 7.268 | 7.808 | 11.430 | 9.490 | 13.042 | 14.281 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 16.365 | 16.529 | 16.694 | 33.388 | 34.056 | 34.614 | 38.532 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 1.716 | 1.728 | 1.739 | 1.750 | 1.759 | 1.767 | 1.774 |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 14.776 | 14.875 | 16.031 | 17.128 | 18.357 | 19.416 | 19.862 |
| Συνολικά | 172.695 | 171.725 | 183.935 | 216.649 | 239.636 | 234.023 | 236.702 |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 3,13 | 3,54 | 4,22 | 4,66 | 5,15 | 5,84 | 6,41 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 35,64 | 38,16 | 40,05 | 38,05 | 37,39 | 38,09 | 38,78 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 16,79 | 17,61 | 17,49 | 15,07 | 12,46 | 14,93 | 16,61 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 18,85 | 20,55 | 22,57 | 22,98 | 24,93 | 23,16 | 22,16 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 43,61 | 69,63 | 71,63 | 71,31 | 71,57 | 74,78 | 75,32 |
| - στη Βιομηχανία | 40,89 | 61,25 | 60,09 | 57,30 | 55,20 | 54,81 | 52,84 |
| - στον Οικιακό | 43,93 | 75,42 | 80,44 | 82,51 | 84,29 | 90,78 | 94,07 |
| - στον Τριτογενή | 54,67 | 89,81 | 89,62 | 86,61 | 83,91 | 86,06 | 85,18 |
| - στις Μεταφορές | 46,77 | 76,75 | 75,44 | 71,92 | 69,00 | 69,31 | 67,36 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 40,78 | 61,18 | 60,53 | 58,19 | 56,47 | 56,58 | 55,04 |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 39,07 | 40,36 | 42,79 | 46,55 | 52,91 | 49,32 | 47,79 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,27 |

| ΣΕΡΒΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
| ΣΕΡΒΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 18.926 | 23.092 | 26.062 | 29.949 | 35.730 | 39.192 | 41.691 |
| Φυσικό Αέριο | 298 | 326 | 976 | 1.012 | 3.738 | 1.205 | 1.954 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 327 | 245 | 233 | 221 | 220 | 200 | 190 |
| Βιομάζα | - | 18 | 113 | 567 | 645 | 2.035 | 1.473 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | - | - | 66 | 95 | 122 | 135 | 145 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 11.459 | 11.515 | 11.547 | 11.759 | 12.358 | 13.520 | 14.166 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 19 |
| Συνολικά | 31.010 | 35.196 | 38.999 | 43.604 | 52.817 | 56.295 | 59.637 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 3.908 | 2.071 | 1.864 | 1.770 | 1.505 | 978 | 880 |
| ΣΕΡΒΙΑ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΣΕΡΒΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 5,776 | 5,744 | 5,978 | 5,698 | 5,974 | 7,162 | 8,037 |
| Φυσικό Αέριο | 0,375 | 0,375 | 0,558 | 0,564 | 2,666 | 3,343 | 3,464 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 0,129 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Βιομάζα | - | 0,002 | 0,016 | 0,098 | 0,135 | 0,329 | 0,347 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια | - | - | 0,047 | 0,068 | 0,087 | 0,096 | 0,103 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 3,230 | 3,249 | 3,259 | 3,314 | 3,478 | 3,793 | 3,968 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | - | - | - | 0,002 | 0,005 | 0,011 | 0,022 |
| Συνολικά | 9,510 | 9,470 | 9,909 | 9,794 | 12,396 | 14,784 | 15,991 |
| ΣΕΡΒΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΣΕΡΒΙΑ |  | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | - | 0,330 | 0,050 | 1,096 | 1,828 | 1,394 |
| Φυσικό Αέριο |  | - | 0,201 | 0,006 | 2,133 | 0,844 | 0,279 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | - | - | 0,050 | - | - | - |
| Βιομάζα |  | 0,002 | 0,014 | 0,082 | 0,037 | 0,194 | 0,019 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | - | - | - | - |
| Αιολική Ενέργεια |  | - | 0,047 | 0,020 | 0,020 | 0,009 | 0,007 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 0,019 | 0,011 | 0,055 | 0,164 | 0,315 | 0,175 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | - | - | - | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) |  | - | - | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,011 |
| Συνολικά |  | 0,021 | 0,602 | 0,265 | 3,454 | 3,196 | 1,885 |
| ΣΕΡΒΙΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΣΕΡΒΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 76.096 | 87.304 | 93.967 | 101.742 | 112.462 | 110.718 | 110.210 |
| Φυσικό Αέριο | 4.025 | 4.504 | 6.438 | 10.958 | 14.828 | 12.384 | 13.889 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 1.060 | 795 | 755 | 618 | 569 | 478 | 439 |
| Βιομάζα | - | 48 | 275 | 1.224 | 1.409 | 4.032 | 2.986 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | - | - |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | - | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 11.459 | 11.515 | 11.614 | 11.855 | 12.485 | 13.664 | 14.329 |
| Συνολικά | 92.640 | 104.167 | 113.049 | 126.399 | 141.753 | 141.276 | 141.854 |
| ΣΕΡΒΙΑ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΣΕΡΒΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 1,43 | 1,81 | 2,18 | 2,55 | 3,32 | 3,80 | 4,19 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 31,74 | 37,96 | 42,59 | 45,21 | 49,79 | 53,08 | 54,35 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 9,86 | 9,50 | 9,73 | 9,78 | 13,24 | 17,83 | 19,77 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 21,88 | 28,46 | 32,86 | 35,43 | 36,56 | 35,25 | 34,58 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 23,57 | 51,21 | 60,48 | 66,06 | 76,53 | 88,40 | 93,34 |
| - στη Βιομηχανία | 17,54 | 32,02 | 37,34 | 40,12 | 43,64 | 47,52 | 48,45 |
| - στον Οικιακό | 25,18 | 55,96 | 65,61 | 71,23 | 82,02 | 94,86 | 100,09 |
| - στον Τριτογενή | 35,13 | 66,69 | 76,81 | 82,08 | 93,71 | 107,35 | 111,76 |
| - στις Μεταφορές | 28,24 | 57,36 | 64,82 | 67,89 | 75,08 | 83,08 | 83,98 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 17,80 | 32,40 | 38,70 | 42,55 | 47,70 | 53,73 | 56,44 |
| ΣΕΡΒΙΑ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΣΕΡΒΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 28,27 | 32,30 | 35,05 | 38,69 | 43,06 | 41,56 | 41,43 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,57 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,58 | 0,53 | 0,49 |

| ΤΟΥΡΚΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 36.085 | 25.602 | 32.916 | 39.280 | 46.440 | 50.627 | 83.964 |
| Φυσικό Αέριο | 45.536 | 65.335 | 78.892 | 99.263 | 134.352 | 176.648 | 201.792 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 10.461 | 6.800 | 6.460 | 5.168 | 3.876 | 3.488 | 3.139 |
| Βιομάζα | 220 | 220 | 875 | 2.360 | 3.591 | 6.655 | 7.672 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | 1.767 | 9.919 |
| Αιολική Ενέργεια | 33 | 33 | 1.195 | 5.385 | 5.559 | 9.137 | 14.215 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 30.873 | 31.069 | 31.437 | 31.931 | 32.514 | 33.180 | 33.920 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 1.555 | 1.512 | 1.466 | 1.416 | 2.124 | 2.031 | 1.926 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | 76 | 76 | 225 | 234 | 263 | 428 | 516 |
| Συνολικά | 124.839 | 130.648 | 153.466 | 185.036 | 228.720 | 283.962 | 357.065 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 3.353 | 4.229 | 5.512 | 6.470 | 6.600 | 6.732 | 6.866 |
| ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 7,044 | 10,222 | 10,092 | 9,656 | 7,901 | 8,248 | 16,763 |
| Φυσικό Αέριο | 6,993 | 12,173 | 12,173 | 13,841 | 22,160 | 32,528 | 38,525 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 2,492 | 2,502 | 2,962 | 2,212 | 1,874 | 1,936 | 1,772 |
| Βιομάζα | 0,091 | 0,091 | 0,197 | 0,478 | 0,706 | 3,179 | 3,589 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | 0,226 | 1,263 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,020 | 0,020 | 0,410 | 1,817 | 1,876 | 3,537 | 7,108 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 11,407 | 11,432 | 11,557 | 11,667 | 11,917 | 12,267 | 12,678 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,629 | 0,563 | 0,497 |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) | 0,018 | 0,018 | 0,068 | 0,075 | 0,099 | 0,169 | 0,240 |
| Συνολικά | 28,285 | 36,679 | 37,679 | 39,967 | 47,161 | 62,653 | 82,435 |
| ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΤΟΥΡΚΙΑ |  | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 4,320 | 0,160 | - | - | 2,583 | 9,699 |
| Φυσικό Αέριο |  | 5,181 | - | 1,859 | 8,335 | 12,911 | 6,014 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 0,569 | 0,460 | 0,438 | - | 0,062 | - |
| Βιομάζα |  | - | 0,106 | 0,281 | 0,256 | 2,527 | 0,419 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | - | - | 0,226 | 1,037 |
| Αιολική Ενέργεια |  | - | 0,391 | 1,410 | 0,066 | 1,669 | 3,573 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 0,026 | 0,125 | 0,110 | 0,250 | 0,350 | 0,411 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | - | - | 0,408 | - | - |
| Άλλες (ηλιακή, υδρογόνο, γεωθερμία, κ.α.) |  | - | 0,050 | 0,008 | 0,024 | 0,071 | 0,071 |
| Συνολικά |  | 10,095 | 1,292 | 4,105 | 9,339 | 20,399 | 21,224 |
| ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 115.646 | 82.518 | 106.786 | 127.969 | 150.915 | 148.642 | 188.030 |
| Φυσικό Αέριο | 92.887 | 129.470 | 157.636 | 193.493 | 238.897 | 285.509 | 321.950 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 42.489 | 25.068 | 22.302 | 17.903 | 12.415 | 10.815 | 9.318 |
| Βιομάζα | 988 | 988 | 3.545 | 7.868 | 10.605 | 17.509 | 19.094 |
| Πυρηνική Ενέργεια | - | - | - | - | - | 5.000 | 27.000 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 5.254 | 5.105 | 4.941 | 4.762 | 4.566 | 4.354 | 4.123 |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 31.666 | 31.862 | 34.879 | 39.572 | 40.359 | 45.744 | 51.651 |
| Συνολικά | 288.930 | 275.011 | 330.088 | 391.566 | 457.757 | 517.573 | 621.168 |
| ΤΟΥΡΚΙΑ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 6,62 | 7,72 | 9,17 | 10,45 | 12,49 | 16,04 | 20,95 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 57,58 | 62,22 | 58,85 | 54,61 | 51,95 | 54,15 | 56,87 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 22,21 | 27,20 | 22,97 | 20,16 | 17,87 | 19,03 | 22,32 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 35,37 | 35,03 | 35,88 | 34,45 | 34,08 | 35,12 | 34,55 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 77,78 | 83,03 | 78,33 | 73,57 | 70,70 | 75,01 | 78,27 |
| - στη Βιομηχανία | 69,70 | 71,29 | 64,84 | 58,62 | 53,94 | 54,27 | 53,16 |
| - στον Οικιακό | 79,98 | 84,29 | 81,51 | 78,20 | 75,91 | 81,17 | 85,48 |
| - στον Τριτογενή | 87,57 | 97,16 | 90,95 | 84,89 | 80,36 | 84,08 | 86,77 |
| - στις Μεταφορές | 85,95 | 91,29 | 83,48 | 76,15 | 70,58 | 72,13 | 72,42 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 69,31 | 70,99 | 65,31 | 59,71 | 55,54 | 56,54 | 56,15 |
| ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 72,48 | 63,18 | 76,71 | 90,25 | 105,16 | 111,57 | 130,23 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,35 | 0,33 |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

## Σενάριο προσφοράς μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου σε χαμηλότερες τιμές

| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
|  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | % ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 136.305 | 121.025 | 114.334 | 122.991 | -32.980 | -73.160 | -130.798 | -21,4 | -39,0 | -51,5 |
| Φυσικό Αέριο | 63.892 | 158.189 | 288.092 | 426.221 | 34.324 | 85.799 | 154.683 | 27,7 | 42,4 | 57,0 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 25.816 | 21.132 | 14.979 | 12.331 | -215 | -21 | -20 | -1,0 | -0,1 | -0,2 |
| Βιομάζα | 729 | 1.637 | 6.278 | 14.511 | -372 | -2.876 | -4.514 | -18,5 | -31,4 | -23,7 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 23.634 | 18.304 | 23.847 | 27.269 | - | -4.245 | -12.713 | - | -15,1 | -31,8 |
| Αιολική Ενέργεια | 485 | 6.437 | 14.338 | 22.391 | -730 | -2.871 | -4.862 | -10,2 | -16,7 | -17,8 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 80.202 | 84.103 | 90.565 | 97.123 | -66 | -134 | -33 | -0,1 | -0,1 | -0,0 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 2.212 | 2.203 | 3.091 | 3.076 | - | -33 | 1 | - | - 1,1 | 0,0 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 78 | 264 | 455 | 957 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά | 333.353 | 413.295 | 555.979 | 726.871 | -39 | 2.459 | 1.746 | -0,0 | 0,4 | 0,2 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 5.985 | 3.158 | 6.030 | 6.386 | - | - | - | - | - | - |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (MW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 35,266 | 38,678 | 31,876 | 27,521 | -0,031 | -1,103 | -19,226 | -0,1 | -3,3 | -41,1 |
| Φυσικό Αέριο | 13,061 | 28,093 | 46,800 | 80,074 | 2,075 | 6,477 | 20,796 | 8,0 | 16,1 | 35,1 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 9,531 | 11,171 | 6,544 | 5,110 | -0,175 | -0,057 | 0,057 | -1,5 | -0,9 | 1,1 |
| Βιομάζα | 0,420 | 0,598 | 1,479 | 6,278 | -0,166 | -0,543 | -0,166 | -21,7 | -26,9 | -2,6 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 4,460 | 2,700 | 3,400 | 3,467 | - | -0,558 | -1,625 | - | -14,1 | -31,9 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,210 | 2,490 | 5,349 | 9,028 | -0,402 | -1,172 | -3,469 | -13,9 | -18,0 | -27,8 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 31,856 | 33,420 | 35,658 | 37,952 | -0,025 | -0,051 | -0,035 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,520 | 0,520 | 1,000 | 0,728 | - | - | 0,016 | - | - | 2,2 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 0,019 | 0,085 | 0,204 | 0,552 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά | 95,342 | 117,755 | 132,309 | 170,709 | 1,275 | 2,993 | -3,652 | 1,1 | 2,3 | -2,1 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (MW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ |  | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 0,955 | 1,561 | 5,998 | -0,031 | -1,044 | -11,482 | -3,2 | -40,1 | -65,7 |
| Φυσικό Αέριο |  | 7,037 | 10,075 | 18,246 | 1,922 | -2,672 | 10,641 | 37,6 | -21,0 | 139,9 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 1,202 | 0,765 | 0,151 | -0,127 | 0,476 | -0,175 | -9,6 | 164,6 | -53,7 |
| Βιομάζα |  | 0,095 | 0,616 | 2,682 | -0,176 | -0,027 | 1,962 | -65,0 | -4,2 | 272,4 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | 0,730 | - | -0,261 | -1,240 | - | -100,0 | -62,9 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 1,874 | 2,163 | 1,854 | -0,402 | 0,656 | -1,879 | -17,7 | 43,5 | -50,3 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 1,270 | 1,380 | 1,121 | -0,023 | -0,016 | 0,001 | -1,8 | -1,2 | 0,1 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | 0,557 | 0,062 | - | - | 0,023 | - | - | 57,7 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) |  | 0,065 | 0,086 | 0,198 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά |  | 12,498 | 17,203 | 31,042 | 1,162 | -2,888 | -2,149 | 10,2 | -14,4 | -6,5 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 455.215 | 395.088 | 350.452 | 318.908 | -112.914 | -228.946 | -299.691 | -22,2 | -39,5 | -48,4 |
| Φυσικό Αέριο | 168.916 | 353.928 | 567.022 | 745.639 | 82.845 | 170.606 | 262.647 | 30,6 | 43,0 | 54,4 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 128.665 | 75.473 | 56.383 | 32.947 | -6.599 | -9.978 | -1.901 | -8,0 | -15,0 | -5,5 |
| Βιομάζα | 10.776 | 13.366 | 23.888 | 44.447 | -1.974 | -9.189 | -9.796 | -12,9 | -27,8 | -18,1 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 70.890 | 54.901 | 71.529 | 78.638 | - | -12.041 | -34.454 | - | -14,4 | -30,5 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 7.673 | 7.378 | 7.015 | 6.576 | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 81.448 | 92.999 | 107.982 | 124.073 | -796 | -3.005 | -4.895 | -0,8 | -2,7 | -3,8 |
| Συνολικά | 923.583 | 993.134 | 1.184.272 | 1.351.228 | -39.439 | -92.553 | -88.089 | -3,8 | -7,2 | -6,1 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 18,21 | 24,82 | 31,65 | 43,03 | -0,03 | -0,87 | -2,72 | -0,1 | -2,7 | -6,0 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 46,75 | 50,75 | 48,07 | 50,66 | -0,06 | -1,32 | -3,21 | -0,1 | -2,7 | -6,0 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 17,19 | 18,54 | 16,29 | 17,98 | -0,14 | -0,10 | -3,15 | 0,7 | -0,6 | -14,9 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 29,56 | 32,21 | 31,78 | 32,69 | -0,19 | -1,22 | -0,06 | -0,6 | -3,7 | -0,2 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 60,06 | 73,67 | 72,32 | 77,89 | -0,12 | -2,04 | -5,08 | -0,2 | -2,7 | -6,1 |
| - στη Βιομηχανία | 52,86 | 57,42 | 50,41 | 49,63 | -0,14 | -1,83 | -2,87 | -0,2 | -3,5 | -5,5 |
| - στον Οικιακό | 55,62 | 75,03 | 79,07 | 89,41 | -0,09 | -1,84 | -4,58 | -0,1 | -2,3 | -4,9 |
| - στον Τριτογενή | 81,80 | 92,67 | 84,69 | 85,01 | -0,28 | -2,60 | -7,28 | -0,3 | -3,0 | -7,9 |
| - στις Μεταφορές | 56,50 | 76,60 | 69,00 | 68,68 | 0,54 | -1,88 | -3,91 | 0,7 | -2,6 | -5,4 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 43,93 | 56,62 | 52,12 | 53,13 | 0,50 | -1,33 | -1,55 | 0,9 | -2,5 | -2,8 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 232,33 | 232,75 | 254,47 | 269,06 | -25,71 | -50,07 | -51,04 | -9,9 | -16,4 | -15,9 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,43 | 0,36 | 0,30 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -9,3 | -15,6 | -14,4 |

## Σενάριο υψηλότερων ρυθμών αύξησης των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου

| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
|  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | % ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 136.305 | 156.390 | 203.939 | 283.332 | 2.386 | 16.445 | 29.543 | 1,5 | 8,8 | 11,6 |
| Φυσικό Αέριο | 63.892 | 120.129 | 178.455 | 228.484 | -3.737 | -23.837 | -43.053 | -3,0 | -11,8 | -15,9 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 25.816 | 20.922 | 14.895 | 12.198 | -425 | -105 | -153 | -2,0 | -0,7 | -1,2 |
| Βιομάζα | 729 | 1.992 | 10.891 | 19.882 | -18 | 1.737 | 857 | -0,9 | 19,0 | 4,5 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 23.634 | 18.304 | 30.731 | 51.707 | - | 2.638 | 11.725 | - | 9,4 | 29,3 |
| Αιολική Ενέργεια | 485 | 7.168 | 20.556 | 29.158 | 1 | 3.347 | 1.904 | 0,0 | 19,5 | 7,0 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 80.202 | 84.155 | 90.893 | 97.377 | -14 | 194 | 221 | -0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 2.212 | 2.203 | 3.125 | 3.076 | - | - | 1 | - | - | 0,0 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 78 | 264 | 455 | 957 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά | 333.353 | 411.527 | 553.939 | 726.172 | -1.807 | 419 | 1.046 | -0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 5.985 | 5.036 | 6.030 | 6.386 | 1.878 | - | - | 59,5 | - | - |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 35,266 | 38,960 | 36,477 | 51,665 | 0,251 | 3,498 | 4,918 | 0,6 | 10,6 | 10,5 |
| Φυσικό Αέριο | 13,061 | 25,733 | 37,706 | 53,786 | -0,285 | -2,617 | -5,491 | -1,1 | -6,5 | -9,3 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 9,531 | 11,310 | 6,483 | 4,738 | -0,036 | -0,118 | -0,315 | -0,3 | -1,8 | -6,2 |
| Βιομάζα | 0,420 | 0,728 | 2,269 | 6,468 | -0,036 | 0,247 | 0,024 | -4,8 | 12,2 | 0,4 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 4,460 | 2,700 | 4,305 | 6,610 | - | 0,347 | 1,518 | - | 8,8 | 29,8 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,210 | 2,892 | 8,188 | 13,852 | 0,000 | 1,667 | 1,356 | 0,0 | 25,6 | 10,8 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 31,856 | 33,440 | 35,783 | 38,085 | -0,005 | 0,073 | 0,098 | -0,0 | 0,2 | 0,3 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,520 | 0,520 | 1,000 | 0,728 | - | - | 0,016 | - | - | 2,2 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 0,019 | 0,085 | 0,204 | 0,552 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά | 95,342 | 116,369 | 132,414 | 176,484 | -0,111 | 3,098 | 2,123 | -0,1 | 2,4 | 1,2 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ |  | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 1,226 | 5,458 | 17,102 | 0,240 | 2,853 | -0,378 | 24,3 | 109,6 | -2,2 |
| Φυσικό Αέριο |  | 5,025 | 10,944 | 7,116 | -0,090 | -1,803 | -0,489 | -1,8 | -14,1 | -6,4 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 1,312 | 0,344 | 0,358 | -0,017 | 0,055 | 0,033 | -1,3 | 19,1 | 10,1 |
| Βιομάζα |  | 0,223 | 0,881 | 1,360 | -0,048 | 0,238 | 0,640 | -17,9 | 37,0 | 88,8 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | 0,397 | 2,598 | - | 0,137 | 0,629 | - | 52,4 | 31,9 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 2,277 | 2,949 | 5,029 | - | 1,442 | 1,296 | - | 95,7 | 34,7 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 1,293 | 1,359 | 1,121 | -0,000 | -0,037 | 0,001 | -0,0 | -2,7 | 0,1 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | 0,557 | 0,062 | - | - | 0,022 | - | - | 57,2 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) |  | 0,065 | 0,086 | 0,198 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά |  | 11,420 | 22,975 | 34,945 | 0,084 | 2,885 | 1,754 | 0,7 | 14,4 | 5,3 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 455.215 | 513.808 | 618.314 | 697.800 | 5.806 | 38.916 | 79.200 | 1,1 | 6,7 | 12,8 |
| Φυσικό Αέριο | 168.916 | 269.231 | 354.684 | 400.466 | -1.852 | -41.733 | -82.525 | -0,7 | -10,5 | -17,1 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 128.665 | 74.568 | 51.628 | 30.753 | -7.504 | -14.733 | -4.095 | -9,1 | -22,2 | -11,8 |
| Βιομάζα | 10.776 | 15.237 | 36.985 | 58.694 | -103 | 3.908 | 4.451 | -0,7 | 11,8 | 8,2 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 70.890 | 54.901 | 91.054 | 145.356 | - | 7.483 | 32.265 | - | 9,0 | 28,5 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 7.673 | 7.378 | 7.015 | 6.576 | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 81.448 | 93.782 | 114.528 | 131.094 | -13 | 3.541 | 2.125 | -0,0 | 3,2 | 1,6 |
| Συνολικά | 923.583 | 1.028.906 | 1.274.208 | 1.470.738 | -3.666 | -2.617 | 31.421 | -0,4 | -0,2 | 2,2 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 18,21 | 25,77 | 35,64 | 51,15 | 0,93 | 3,12 | 5,40 | 3,7 | 9,6 | 11,8 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 46,75 | 52,70 | 54,12 | 60,23 | 1,89 | 4,74 | 6,36 | 3,7 | 9,6 | 11,8 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 17,19 | 18,50 | 17,60 | 22,42 | 0,10 | 1,21 | 1,30 | 0,5 | 7,4 | 6,2 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 29,56 | 34,20 | 36,52 | 37,80 | 1,79 | 3,53 | 5,06 | 5,5 | 10,7 | 15,4 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 60,20 | 76,71 | 81,31 | 93,09 | 2,92 | 6,95 | 10,11 | 4,0 | 9,4 | 12,2 |
| - στη Βιομηχανία | 53,09 | 60,02 | 60,63 | 62,39 | 2,45 | 8,39 | 9,89 | 4,3 | 16,1 | 18,8 |
| - στον Οικιακό | 55,69 | 77,99 | 84,54 | 101,51 | 2,87 | 3,63 | 7,52 | 3,8 | 4,5 | 8,0 |
| - στον Τριτογενή | 81,87 | 96,68 | 97,38 | 104,99 | 3,73 | 10,08 | 12,69 | 4,0 | 11,6 | 13,7 |
| - στις Μεταφορές | 56,71 | 80,16 | 80,10 | 88,02 | 4,11 | 9,23 | 15,43 | 5,4 | 13,0 | 21,3 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 44,28 | 57,54 | 62,26 | 67,56 | 1,42 | 8,82 | 12,88 | 2,5 | 16,5 | 23,5 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 232,33 | 257,96 | 305,42 | 329,90 | -0,49 | 0,88 | 9,80 | -0,2 | 0,3 | 3,1 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 2,9 |

## Σενάριο υψηλών ρυθμών αύξησης των τιμών      πετρελαίου και μέτριων ρυθμών αύξησης των τιμών φυσικού αερίου

| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
|  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | % ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 136.305 | 156.683 | 194.296 | 265.675 | 2.678 | 6.802 | 11.886 | 1,7 | 3,6 | 4,7 |
| Φυσικό Αέριο | 63.892 | 121.020 | 189.478 | 246.296 | -2.845 | -12.814 | -25.242 | -2,3 | -6,3 | -9,3 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 25.816 | 20.920 | 14.904 | 12.119 | -426 | -96 | -232 | -2,0 | -0,6 | -1,9 |
| Βιομάζα | 729 | 1.806 | 9.610 | 19.796 | -204 | 456 | 771 | -10,2 | 5,0 | 4,1 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 23.634 | 18.304 | 30.545 | 51.177 | - | 2.452 | 11.195 | - | 8,7 | 28,0 |
| Αιολική Ενέργεια | 485 | 7.168 | 20.243 | 28.987 | 1 | 3.034 | 1.733 | 0,0 | 17,6 | 6,4 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 80.202 | 84.163 | 90.843 | 97.369 | -6 | 144 | 213 | -0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 2.212 | 2.203 | 3.125 | 3.076 | - | - | 1 | - | - | 0,0 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 78 | 264 | 455 | 957 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά | 333.353 | 412.531 | 553.498 | 725.452 | -804 | -22 | 326 | -0,2 | -0,0 | 0,0 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 5.985 | 3.158 | 6.030 | 6.386 | - | - | - | - | - | - |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 35,266 | 38,940 | 34,585 | 48,860 | 0,231 | 1,606 | 2,113 | 0,6 | 4,9 | 4,5 |
| Φυσικό Αέριο | 13,061 | 25,803 | 38,685 | 56,060 | -0,215 | -1,638 | -3,217 | -0,8 | -4,1 | -5,4 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 9,531 | 11,306 | 6,464 | 4,768 | -0,040 | -0,137 | -0,284 | -0,4 | -2,1 | -5,6 |
| Βιομάζα | 0,420 | 0,676 | 2,105 | 6,628 | -0,088 | 0,083 | 0,183 | -11,5 | 4,1 | 2,8 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 4,460 | 2,700 | 4,280 | 6,542 | - | 0,322 | 1,450 | - | 8,1 | 28,5 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,210 | 2,892 | 7,964 | 13,733 | 0,000 | 1,443 | 1,237 | 0,0 | 22,1 | 9,9 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 31,856 | 33,443 | 35,764 | 38,068 | -0,002 | 0,055 | 0,081 | -0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,520 | 0,520 | 1,000 | 0,726 | - | - | 0,013 | - | - | 1,9 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 0,019 | 0,085 | 0,204 | 0,552 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά | 95,342 | 116,365 | 131,051 | 175,937 | -0,115 | 1,734 | 1,576 | -0,1 | 1,3 | 0,9 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ |  | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 1,205 | 3,968 | 16,893 | 0,219 | 1,363 | -0,587 | 22,2 | 52,3 | -3,4 |
| Φυσικό Αέριο |  | 4,954 | 11,268 | 6,994 | -0,161 | -1,479 | -0,611 | -3,2 | -11,6 | -8,0 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 1,309 | 0,346 | 0,288 | -0,020 | 0,057 | -0,037 | -1,5 | 19,7 | -11,4 |
| Βιομάζα |  | 0,178 | 0,721 | 1,411 | -0,093 | 0,078 | 0,691 | -34,2 | 12,1 | 95,9 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | 0,376 | 2,617 | - | 0,115 | 0,647 | - | 44,1 | 32,9 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 2,277 | 2,949 | 4,970 | - | 1,442 | 1,237 | - | 95,7 | 33,1 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 1,293 | 1,337 | 1,125 | - 0,000 | - 0,059 | 0,005 | -0,0 | -4,2 | 0,5 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | 0,557 | 0,060 | - | - | 0,020 | - | - | 52,1 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) |  | 0,065 | 0,086 | 0,198 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά |  | 11,281 | 21,607 | 34,555 | -0,056 | 1,517 | 1,365 | -0,5 | 7,6 | 4,1 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 455.215 | 513.794 | 591.961 | 648.718 | 5.791 | 12.564 | 30.119 | 1,1 | 2,2 | 4,9 |
| Φυσικό Αέριο | 168.916 | 272.980 | 386.485 | 439.973 | 1.897 | -9.931 | -43.019 | 0,7 | -2,5 | -8,9 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 128.665 | 73.275 | 50.928 | 29.901 | -8.798 | -15.433 | -4.947 | -10,7 | -23,3 | -14,2 |
| Βιομάζα | 10.776 | 14.605 | 34.014 | 58.397 | -735 | 937 | 4.154 | -4,8 | 2,8 | 7,7 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 70.890 | 54.901 | 90.526 | 143.799 | - | 6.956 | 30.707 | - | 8,3 | 27,2 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 7.673 | 7.378 | 7.015 | 6.576 | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 81.448 | 93.789 | 114.166 | 130.915 | -6 | 3.178 | 1.946 | -0,0 | 2,9 | 1,5 |
| Συνολικά | 923.583 | 1.030.722 | 1.275.097 | 1.458.278 | -1.850 | -1.728 | 18.960 | -0,2 | -0,1 | 1,3 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 18,21 | 25,53 | 34,09 | 48,64 | 0,68 | 1,57 | 2,89 | 2,7 | 4,8 | 6,3 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 46,75 | 52,20 | 51,77 | 57,27 | 1,39 | 2,38 | 3,41 | 2,7 | 4,8 | 6,3 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 17,19 | 18,51 | 17,09 | 21,96 | 0,11 | 0,70 | 0,83 | 0,6 | 4,3 | 3,9 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 29,56 | 33,69 | 34,68 | 35,32 | 1,29 | 1,68 | 2,57 | 4,0 | 5,1 | 7,9 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 60,67 | 75,77 | 77,07 | 88,35 | 1,98 | 2,71 | 5,37 | 2,7 | 3,7 | 6,5 |
| - στη Βιομηχανία | 44,95 | 55,32 | 44,59 | 55,05 | -2,24 | -7,65 | 2,55 | -3,9 | -14,6 | 4,9 |
| - στον Οικιακό | 70,62 | 79,26 | 93,73 | 98,81 | 4,14 | 12,82 | 4,82 | 5,5 | 15,8 | 5,1 |
| - στον Τριτογενή | 77,26 | 98,07 | 89,78 | 100,33 | 5,12 | 2,49 | 8,03 | 5,5 | 2,9 | 8,7 |
| - στις Μεταφορές | 34,64 | 80,36 | 43,47 | 85,10 | 4,31 | -27,41 | 12,51 | 5,7 | -38,7 | 17,2 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 22,80 | 47,65 | 24,83 | 52,87 | -8,47 | -28,62 | -1,81 | -15,1 | -53,5 | -3,3 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 232,33 | 258,23 | 302,43 | 320,45 | -0,22 | -2,11 | 0,34 | -0,1 | -0,7 | 0,1 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,48 | 0,43 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,8 | 0,7 | 2,1 |

## Σενάριο φορολόγησης εκπομπών CO2 κατά 10 €/tn

| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
|  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | % ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 136.305 | 141.368 | 158.257 | 210.767 | -12.637 | -29.236 | -43.022 | -8,2 | -15,6 | -17,0 |
| Φυσικό Αέριο | 63.892 | 132.898 | 216.770 | 290.277 | 9.033 | 14.478 | 18.739 | 7,3 | 7,2 | 6,9 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 25.816 | 21.316 | 14.850 | 12.318 | -31 | -151 | -32 | -0,1 | -1,0 | -0,3 |
| Βιομάζα | 729 | 2.495 | 13.113 | 22.819 | 486 | 3.959 | 3.794 | 24,2 | 43,2 | 19,9 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 23.634 | 18.304 | 32.572 | 56.100 | - | 4.479 | 16.118 | - | 15,9 | 40,3 |
| Αιολική Ενέργεια | 485 | 7.214 | 20.641 | 29.052 | 47 | 3.432 | 1.799 | 0,7 | 19,9 | 6,6 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 80.202 | 84.324 | 90.936 | 97.504 | 155 | 237 | 347 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 2.212 | 2.203 | 3.125 | 3.076 | - | 0 | 1 | - | 0,0 | 0,0 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 78 | 264 | 455 | 957 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά | 333.353 | 410.387 | 550.719 | 722.869 | -2.947 | -2.801 | -2.257 | -0,7 | -0,5 | -0,3 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 5.985 | 5.091 | 6.030 | 6.386 | 1.933 | - | - | 61,2 | - | - |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 35,266 | 38,972 | 33,166 | 41,859 | 0,263 | 0,187 | -4,888 | 0,7 | 0,6 | -10,5 |
| Φυσικό Αέριο | 13,061 | 26,401 | 43,196 | 62,066 | 0,383 | 2,873 | 2,789 | 1,5 | 7,1 | 4,7 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 9,531 | 11,310 | 6,593 | 5,054 | -0,036 | -0,008 | 0,001 | -0,3 | -0,1 | 0,0 |
| Βιομάζα | 0,420 | 0,749 | 2,464 | 6,752 | -0,015 | 0,442 | 0,308 | -2,0 | 21,9 | 4,8 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 4,460 | 2,700 | 4,547 | 7,189 | - | 0,589 | 2,097 | 0,0 | 14,9 | 41,2 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,210 | 2,925 | 8,236 | 13,765 | 0,034 | 1,715 | 1,268 | 1,2 | 26,3 | 10,1 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 31,856 | 33,504 | 35,800 | 38,121 | 0,059 | 0,090 | 0,134 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,520 | 0,520 | 1,000 | 0,726 | - | - | 0,013 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 0,019 | 0,085 | 0,204 | 0,552 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Συνολικά | 95,342 | 117,167 | 135,206 | 176,085 | 0,688 | 5,890 | 1,724 | 0,6 | 4,6 | 1,0 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ |  | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 1,252 | 2,699 | 13,216 | 0,266 | 0,094 | -4,264 | 27,0 | 3,6 | -24,4 |
| Φυσικό Αέριο |  | 5,669 | 14,563 | 9,311 | 0,554 | 1,816 | 1,706 | 10,8 | 14,2 | 22,4 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 1,269 | 0,302 | 0,203 | -0,059 | 0,013 | -0,122 | -4,5 | 4,5 | -37,6 |
| Βιομάζα |  | 0,249 | 1,108 | 2,450 | -0,022 | 0,465 | 1,729 | -8,2 | 72,3 | 240,2 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | 0,458 | 2,462 | - | 0,197 | 0,492 |  | 75,4 | 25,0 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 2,309 | 2,509 | 3,150 | 0,033 | 1,002 | -0,583 | 1,4 | 66,5 | -15,6 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 1,356 | 1,343 | 1,131 | 0,063 | -0,053 | 0,011 | 4,9 | -3,8 | 1,0 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | 0,557 | 0,046 | - | - | 0,007 | - | - | 18,2 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) |  | 0,065 | 0,086 | 0,198 | - | - | - | - | - | - |
| Συνολικά |  | 12,170 | 23,625 | 32,167 | 0,834 | 3,535 | -1,024 | 7,4 | 17,6 | -3,1 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 455.215 | 457.767 | 484.221 | 516.638 | -50.236 | -95.176 | -101.961 | -9,9 | -16,4 | -16,5 |
| Φυσικό Αέριο | 168.916 | 290.057 | 415.589 | 507.105 | 18.974 | 19.173 | 24.113 | 7,0 | 4,8 | 5,0 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 128.665 | 79.431 | 62.006 | 38.746 | -2.641 | -4.355 | 3.899 | -3,2 | -6,6 | 11,2 |
| Βιομάζα | 10.776 | 17.045 | 41.296 | 62.057 | 1.705 | 8.219 | 7.814 | 11,1 | 24,8 | 14,4 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 70.890 | 54.901 | 96.278 | 157.633 | - | 12.708 | 44.541 | - | 15,2 | 39,4 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 7.673 | 7.378 | 7.015 | 6.576 | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 81.448 | 93.997 | 114.656 | 131.115 | 202 | 3.669 | 2.146 | 0,2 | 3,3 | 1,7 |
| Συνολικά | 923.583 | 1.000.577 | 1.221.063 | 1.419.870 | -31.996 | -55.762 | -19.447 | -3,1 | -4,4 | -1,4 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 18,21 | 25,17 | 33,30 | 46,56 | 0,33 | 0,79 | 0,81 | 1,3 | 2,4 | 1,8 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 46,75 | 51,47 | 50,58 | 54,82 | 0,67 | 1,19 | 0,95 | 1,3 | 2,4 | 1,8 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 17,19 | 18,59 | 17,49 | 21,34 | 0,19 | 1,10 | 0,22 | 1,1 | 6,7 | 1,0 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 29,56 | 32,88 | 33,09 | 33,48 | 0,48 | 0,10 | 0,74 | 1,5 | 0,3 | 2,2 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 60,06 | 74,69 | 76,11 | 84,40 | 0,91 | 1,76 | 1,42 | 1,2 | 2,4 | 1,7 |
| - στη Βιομηχανία | 52,86 | 58,12 | 53,12 | 53,36 | 0,56 | 0,88 | 0,87 | 1,0 | 1,7 | 1,6 |
| - στον Οικιακό | 55,61 | 76,01 | 82,68 | 95,63 | 0,89 | 1,77 | 1,64 | 1,2 | 2,2 | 1,7 |
| - στον Τριτογενή | 81,81 | 94,35 | 89,94 | 93,87 | 1,39 | 2,64 | 1,58 | 1,5 | 3,0 | 1,7 |
| - στις Μεταφορές | 56,50 | 76,65 | 71,86 | 73,20 | 0,60 | 0,99 | 0,61 | 0,8 | 1,4 | 0,8 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 43,93 | 56,76 | 54,49 | 55,91 | 0,63 | 1,05 | 1,23 | 1,1 | 2,0 | 2,3 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 232,33 | 243,64 | 271,94 | 289,23 | -14,81 | -32,60 | -30,87 | -5,7 | -10,7 | -9,6 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,45 | 0,38 | 0,32 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -5,2 | -10,4 | -9,4 |

## Σενάριο φορολόγησης εκπομπών CO2 κατά 30 €/tn

| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
|  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | % ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 136.305 | 96.701 | 96.345 | 145.218 | -57.304 | -91.149 | -108.571 | -37,2 | -48,6 | -42,8 |
| Φυσικό Αέριο | 63.892 | 165.810 | 265.954 | 337.800 | 41.945 | 63.662 | 66.262 | 33,9 | 31,5 | 24,4 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 25.816 | 23.156 | 16.769 | 14.077 | 1.809 | 1.769 | 1.727 | 8,5 | 11,8 | 14,0 |
| Βιομάζα | 729 | 3.327 | 17.207 | 27.463 | 1.317 | 8.052 | 8.439 | 65,6 | 88,0 | 44,4 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 23.634 | 18.304 | 32.567 | 57.193 | - | 4.474 | 17.211 | - | 15,9 | 43,0 |
| Αιολική Ενέργεια | 485 | 11.744 | 20.941 | 30.099 | 4.576 | 3.732 | 2.845 | 63,8 | 21,7 | 10,4 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 80.202 | 84.577 | 91.315 | 97.689 | 408 | 616 | 533 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 2.212 | 2.203 | 3.125 | 3.076 | - | - | 1 | - | - | 0,0 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 78 | 264 | 455 | 6.080 | - | - | 5.123 | - | - | 535,2 |
| Συνολικά | 333.353 | 406.087 | 544.676 | 718.696 | -7.248 | -8.844 | -6.430 | -1,8 | -1,6 | -0,9 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 5.985 | 5.104 | 6.030 | 6.386 | 1.946 | - | - | 61,6 | - | - |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 35,266 | 39,400 | 34,435 | 37,450 | 0,691 | 1,456 | -9,297 | 1,8 | 4,4 | -19,9 |
| Φυσικό Αέριο | 13,061 | 36,173 | 53,795 | 70,257 | 10,155 | 13,473 | 10,980 | 39,0 | 33,4 | 18,5 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 9,531 | 12,186 | 7,089 | 5,437 | 0,840 | 0,488 | 0,384 | 7,4 | 7,4 | 7,6 |
| Βιομάζα | 0,420 | 0,797 | 2,947 | 5,333 | 0,033 | 0,925 | -1,112 | 4,3 | 45,7 | -17,2 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 4,460 | 2,700 | 4,546 | 7,330 | - | 0,588 | 2,238 | - | 14,9 | 44,0 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,210 | 4,618 | 8,543 | 14,652 | 1,727 | 2,022 | 2,156 | 59,7 | 31,0 | 17,3 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 31,856 | 33,601 | 35,943 | 38,285 | 0,155 | 0,234 | 0,298 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,520 | 0,520 | 1,000 | 0,728 | - | - | 0,016 | - | - | 2,2 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 0,019 | 0,085 | 0,204 | 3,894 | - | - | 3,342 | - | - | 605,5 |
| Συνολικά | 95,342 | 130,080 | 148,502 | 183,366 | 13,601 | 19,186 | 9,005 | 11,7 | 14,8 | 5,2 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ |  | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 1,711 | 3,129 | 11,132 | 0,725 | 0,525 | -6,348 | 73,5 | 20,2 | -36,3 |
| Φυσικό Αέριο |  | 15,452 | 12,566 | 14,106 | 10,337 | -0,182 | 6,501 | 202,1 | -1,4 | 85,5 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 2,122 | 0,331 | 0,173 | 0,793 | 0,042 | -0,152 | 59,7 | 14,4 | -46,8 |
| Βιομάζα |  | 0,306 | 1,423 | 0,695 | 0,035 | 0,780 | -0,025 | 12,9 | 121,3 | -3,5 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | 0,074 | 1,509 | - | -0,187 | -0,461 | - | -71,7 | -23,4 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 4,002 | 1,732 | 1,450 | 1,725 | 0,225 | -2,284 | 75,8 | 15,0 | -61,2 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 1,458 | 1,353 | 1,127 | 0,165 | -0,043 | 0,007 | 12,7 | -3,1 | 0,6 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | 0,557 | 0,070 | - | - | 0,031 | - | - | 77,9 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) |  | 0,065 | 0,086 | 0,460 | - | - | 0,263 | - | - | 132,7 |
| Συνολικά |  | 25,116 | 21,250 | 30,722 | 13,779 | 1,159 | -2,469 | 121,6 | 5,8 | -7,4 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 455.215 | 315.807 | 286.725 | 357.527 | -192.196 | -292.673 | -261.073 | -37,8 | -50,5 | -42,2 |
| Φυσικό Αέριο | 168.916 | 313.327 | 473.279 | 577.084 | 42.245 | 76.863 | 94.092 | 15,6 | 19,4 | 19,5 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 128.665 | 87.331 | 70.439 | 47.290 | 5.259 | 4.078 | 12.442 | 6,4 | 6,1 | 35,7 |
| Βιομάζα | 10.776 | 22.079 | 50.908 | 71.523 | 6.739 | 17.831 | 17.280 | 43,9 | 53,9 | 31,9 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 70.890 | 54.901 | 96.278 | 160.748 | - | 12.708 | 47.657 | - | 15,2 | 42,1 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 7.673 | 7.378 | 7.015 | 6.576 | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 81.448 | 98.780 | 115.335 | 137.470 | 4.985 | 4.348 | 8.501 | 5,3 | 3,9 | 6,6 |
| Συνολικά | 923.583 | 899.604 | 1.099.979 | 1.358.217 | -132.969 | -176.846 | -81.100 | -12,9 | -13,9 | -5,6 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 18,21 | 25,83 | 34,12 | 47,92 | 0,99 | 1,60 | 2,17 | 4,0 | 4,9 | 4,7 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 46,75 | 52,82 | 51,82 | 56,42 | 2,02 | 2,44 | 2,55 | 4,0 | 4,9 | 4,7 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 17,19 | 20,73 | 19,28 | 22,59 | 2,33 | 2,89 | 1,47 | 12,7 | 17,6 | 6,9 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 29,56 | 32,09 | 32,54 | 33,83 | -0,31 | -0,45 | 1,08 | -1,0 | -1,4 | 3,3 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 59,99 | 76,59 | 77,94 | 86,80 | 2,80 | 3,58 | 3,83 | 3,8 | 4,8 | 4,6 |
| - στη Βιομηχανία | 53,37 | 59,95 | 54,63 | 55,17 | 2,38 | 2,38 | 2,67 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| - στον Οικιακό | 54,95 | 77,06 | 84,28 | 98,45 | 1,94 | 3,37 | 4,46 | 2,6 | 4,2 | 4,7 |
| - στον Τριτογενή | 81,57 | 97,34 | 92,20 | 96,18 | 4,39 | 4,90 | 3,88 | 4,7 | 5,6 | 4,2 |
| - στις Μεταφορές | 58,85 | 82,14 | 76,83 | 77,40 | 6,09 | 5,95 | 4,81 | 8,0 | 8,4 | 6,6 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 44,45 | 59,16 | 56,66 | 57,95 | 3,04 | 3,21 | 3,27 | 5,4 | 6,0 | 6,0 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 232,33 | 198,76 | 213,41 | 228,08 | -59,69 | -91,13 | -92,02 | 23,1 | -29,9 | -28,7 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | -0,10 | -0,12 | -0,09 | -21,5 | -27,8 | -26,8 |

## Σενάριο φορολόγησης εκπομπών CO2 κατά 70 €/tn

| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
|  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | % ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 136.305 | 60.969 | 36.220 | 137.663 | -93.036 | -151.274 | -116.126 | -60,4 | -80,7 | -45,8 |
| Φυσικό Αέριο | 63.892 | 192.755 | 296.304 | 335.937 | 68.889 | 94.012 | 64.399 | 55,6 | 46,5 | 23,7 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 25.816 | 23.908 | 17.042 | 16.618 | 2.562 | 2.042 | 4.267 | 12,0 | 13,6 | 34,6 |
| Βιομάζα | 729 | 4.479 | 27.860 | 34.074 | 2.470 | 18.706 | 15.050 | 122,9 | 204,3 | 79,1 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 23.634 | 18.304 | 32.567 | 57.193 | - | 4.474 | 17.211 | - | 15,9 | 43,0 |
| Αιολική Ενέργεια | 485 | 13.912 | 26.810 | 32.447 | 6.745 | 9.601 | 5.194 | 94,1 | 55,8 | 19,1 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 80.202 | 84.609 | 91.328 | 97.693 | 440 | 629 | 536 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 2.212 | 2.203 | 3.189 | 3.076 | - | 64 | 1 | - | 2,1 | 0,0 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 78 | 1.226 | 9.913 | 11.753 | 961 | 9.458 | 10.796 | 363,5 | 2.080,4 | 1.127,9 |
| Συνολικά | 333.353 | 402.365 | 541.233 | 726.454 | -10.969 | -12.287 | 1.328 | -2,7 | -2,2 | 0,2 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 5.985 | 5.101 | 6.030 | 6.386 | 1.943 | - | - | 61,5 | - | - |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 35,266 | 39,538 | 31,177 | 36,635 | 0,829 | -1,802 | -10,112 | 2,1 | -5,5 | -21,6 |
| Φυσικό Αέριο | 13,061 | 43,060 | 57,368 | 81,765 | 17,042 | 17,046 | 22,487 | 65,5 | 42,3 | 37,9 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 9,531 | 13,234 | 8,028 | 7,438 | 1,888 | 1,427 | 2,386 | 16,6 | 21,6 | 47,2 |
| Βιομάζα | 0,420 | 0,968 | 5,034 | 6,633 | 0,204 | 3,012 | 0,189 | 26,7 | 149,0 | 2,9 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 4,460 | 2,700 | 4,546 | 7,330 | - | 0,588 | 2,238 | - | 14,9 | 44,0 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,210 | 6,167 | 13,193 | 16,947 | 3,275 | 6,671 | 4,450 | 113,3 | 102,3 | 35,6 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 31,856 | 33,613 | 35,948 | 38,295 | 0,167 | 0,239 | 0,308 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,520 | 0,520 | 1,013 | 0,728 | - | 0,013 | 0,016 | - | 1,3 | 2,2 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 0,019 | 0,712 | 6,373 | 7,594 | 0,627 | 6,170 | 7,042 | 738,2 | 3.029,9 | 1.276,1 |
| Συνολικά | 95,342 | 140,512 | 162,680 | 203,365 | 24,032 | 33,364 | 29,004 | 20,6 | 25,8 | 16,6 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ |  | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 1,884 | 0,222 | 12,243 | 0,898 | -2,382 | -5,238 | 91,1 | -91,5 | -30,0 |
| Φυσικό Αέριο |  | 22,348 | 7,210 | 17,732 | 17,233 | -5,538 | 10,127 | 336,9 | -43,4 | 133,2 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 3,193 | 0,270 | 0,616 | 1,864 | -0,019 | 0,291 | 140,3 | -6,7 | 89,3 |
| Βιομάζα |  | 0,468 | 2,659 | 0,500 | 0,196 | 2,016 | -0,220 | 72,4 | 313,6 | -30,6 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | 0,074 | 1,509 | - | -0,187 | -0,461 | - | -71,7 | -23,4 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 5,550 | 4,016 | 1,875 | 3,274 | 2,510 | -1,858 | 143,8 | 166,6 | -49,8 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 1,471 | 1,350 | 1,137 | 0,178 | -0,047 | 0,017 | 13,8 | -3,3 | 1,5 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | 0,570 | 0,070 | - | 0,013 | 0,031 | - | 2,3 | 77,9 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) |  | 0,692 | 4,883 | 0,460 | 0,627 | 4,798 | 0,263 | 963,1 | 5.603,8 | 132,7 |
| Συνολικά |  | 35,607 | 21,255 | 36,141 | 24,271 | 1,164 | 2,950 | 214,1 | 5,8 | 8,9 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 455.215 | 199.668 | 112.775 | 371.457 | -308.334 | -466.623 | -247.142 | -60,7 | -80,5 | -40,0 |
| Φυσικό Αέριο | 168.916 | 338.979 | 527.517 | 609.620 | 67.896 | 131.101 | 126.628 | 25,0 | 33,1 | 26,2 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 128.665 | 101.251 | 76.364 | 54.697 | 19.179 | 10.003 | 19.849 | 23,4 | 15,1 | 57,0 |
| Βιομάζα | 10.776 | 27.809 | 79.312 | 93.661 | 12.469 | 46.235 | 39.419 | 81,3 | 139,8 | 72,7 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 70.890 | 54.901 | 96.278 | 160.748 | - | 12.708 | 47.657 | - | 15,2 | 42,1 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 7.673 | 7.378 | 7.015 | 6.576 | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 81.448 | 101.942 | 130.676 | 145.494 | 8.146 | 19.688 | 16.526 | 8,7 | 17,7 | 12,8 |
| Συνολικά | 923.583 | 831.929 | 1.029.937 | 1.442.254 | -200.643 | -246.888 | 2.936 | -19,4 | -19,3 | 0,2 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 18,21 | 26,98 | 36,85 | 55,31 | 2,14 | 4,34 | 9,56 | 8,6 | 13,3 | 20,9 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 46,75 | 55,18 | 55,97 | 65,12 | 4,37 | 6,59 | 11,26 | 8,6 | 13,3 | 20,9 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 17,19 | 22,75 | 22,67 | 30,12 | 4,35 | 6,28 | 9,00 | 23,7 | 38,3 | 42,6 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 29,56 | 32,42 | 33,30 | 35,00 | 0,02 | 0,31 | 2,26 | 0,1 | 0,9 | 6,9 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 60,06 | 79,81 | 84,26 | 100,29 | 6,02 | 9,91 | 17,31 | 8,2 | 13,3 | 20,9 |
| - στη Βιομηχανία | 52,86 | 61,15 | 58,18 | 62,03 | 3,59 | 5,94 | 9,54 | 6,2 | 11,4 | 18,2 |
| - στον Οικιακό | 55,62 | 81,40 | 91,15 | 114,57 | 6,27 | 10,24 | 20,58 | 8,3 | 12,7 | 21,9 |
| - στον Τριτογενή | 81,80 | 101,34 | 100,67 | 111,50 | 8,39 | 13,38 | 19,20 | 9,0 | 15,3 | 20,8 |
| - στις Μεταφορές | 56,50 | 83,29 | 79,84 | 86,07 | 7,24 | 8,97 | 13,48 | 9,5 | 12,6 | 18,6 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 43,93 | 61,74 | 60,35 | 65,32 | 5,61 | 6,90 | 10,64 | 10,0 | 12,9 | 19,5 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 232,33 | 165,36 | 155,14 | 77,37 | -93,09 | -149,40 | -242,74 | -36,0 | -49,1 | -75,8 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,31 | 0,22 | 0,09 | -0,16 | -0,20 | -0,26 | -33,8 | -47,2 | -75,4 |

## Σενάριο επιδότησης ανανεώσιμων κατά 10 €/MWh

| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
|  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | % ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 136.305 | 151.035 | 178.060 | 243.349 | -2.970 | - 9.434 | -10.440 | -1,9 | -5,0 | -4,1 |
| Φυσικό Αέριο | 63.892 | 119.850 | 191.548 | 266.174 | -4.015 | -10.744 | -5.363 | -3,2 | -5,3 | -2,0 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 25.816 | 21.422 | 14.980 | 12.404 | 76 | -20 | 53 | 0,4 | -0,1 | 0,4 |
| Βιομάζα | 729 | 5.004 | 19.246 | 26.387 | 2.994 | 10.092 | 7.362 | 149,0 | 110,2 | 38,7 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 23.634 | 18.304 | 27.091 | 40.074 | - | -1.002 | 92 | - | -3,6 | 0,2 |
| Αιολική Ενέργεια | 485 | 9.154 | 21.001 | 29.239 | 1.987 | 3.792 | 1.985 | 27,7 | 22,0 | 7,3 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 80.202 | 85.370 | 93.692 | 101.372 | 1.201 | 2.993 | 4.215 | 1,4 | 3,3 | 4,3 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 2.212 | 2.203 | 3.125 | 3.075 | - | - | 0 | - | - | 0,0 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 78 | 2.833 | 4.459 | 2.489 | 2.568 | 4.004 | 1.532 | 971,3 | 880,8 | 160,1 |
| Συνολικά | 333.353 | 415.175 | 553.200 | 724.562 | 1.841 | -320 | -563 | 0,4 | -0,1 | -0,1 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 5.985 | 1.030 | 5.791 | 6.386 | -2.128 | -239 | - | -67,4 | -4,0 | - |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 35,266 | 38,686 | 32,195 | 45,165 | -0,023 | -0,784 | -1,582 | -0,1 | -2,4 | -3,4 |
| Φυσικό Αέριο | 13,061 | 25,778 | 37,792 | 58,325 | -0,240 | -2,531 | -0,953 | -0,9 | -6,3 | -1,6 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 9,531 | 11,384 | 6,635 | 5,111 | 0,038 | 0,034 | 0,058 | 0,3 | 0,5 | 1,2 |
| Βιομάζα | 0,420 | 0,957 | 3,379 | 7,953 | 0,193 | 1,357 | 1,508 | 25,2 | 67,1 | 23,4 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 4,460 | 2,700 | 3,826 | 5,104 | - | -0,132 | 0,012 | - | -3,3 | 0,2 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,210 | 3,686 | 8,356 | 13,542 | 0,795 | 1,835 | 1,046 | 27,5 | 28,1 | 8,4 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 31,856 | 33,902 | 36,849 | 39,620 | 0,457 | 1,140 | 1,633 | 1,4 | 3,2 | 4,3 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,520 | 0,520 | 1,000 | 0,713 | - | - | 0,000 | - | - | 0,0 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 0,019 | 0,561 | 0,952 | 1,301 | 0,476 | 0,749 | 0,749 | 560,0 | 367,8 | 135,7 |
| Συνολικά | 95,342 | 118,174 | 130,984 | 176,832 | 1,695 | 1,668 | 2,471 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ |  | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 0,961 | 1,987 | 17,072 | -0,025 | -0,618 | -0,409 | -2,6 | -23,7 | -2,3 |
| Φυσικό Αέριο |  | 5,043 | 10,955 | 8,099 | -0,072 | -1,792 | 0,494 | -1,4 | -14,1 | 6,5 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 1,343 | 0,290 | 0,331 | 0,015 | 0,000 | 0,005 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
| Βιομάζα |  | 0,465 | 1,784 | 0,853 | 0,193 | 1,141 | 0,133 | 71,2 | 177,4 | 18,5 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | 0,245 | 2,028 | - | -0,016 | 0,059 | - | -6,0 | 3,0 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 3,070 | 1,240 | 2,908 | 0,794 | -0,267 | -0,826 | 34,9 | -17,7 | -22,1 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 1,742 | 1,804 | 1,159 | 0,448 | 0,408 | 0,039 | 34,7 | 29,2 | 3,5 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | 0,557 | 0,046 | - | - | 0,007 | - | - | 17,8 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) |  | 0,541 | 0,103 | 0,198 | 0,476 | 0,018 | - | 730,5 | 20,7 | - |
| Συνολικά |  | 13,164 | 18,966 | 32,694 | 1,828 | -1,125 | -0,497 | 16,1 | -5,6 | -1,5 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ:ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 455.215 | 500.299 | 552.648 | 594.337 | -7.703 | -26.750 | -24.263 | -1,5 | -4,6 | -3,9 |
| Φυσικό Αέριο | 168.916 | 266.340 | 385.789 | 473.014 | -4.743 | -10.627 | -9.978 | -1,7 | -2,7 | -2,1 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 128.665 | 74.639 | 59.327 | 34.622 | -7.433 | -7.034 | -226 | -9,1 | -10,6 | -0,6 |
| Βιομάζα | 10.776 | 28.483 | 58.664 | 71.458 | 13.143 | 25.587 | 17.215 | 85,7 | 77,4 | 31,7 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 70.890 | 54.901 | 80.727 | 113.340 | - | -2.843 | 249 | - | -3,4 | 0,2 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 7.673 | 7.378 | 7.015 | 6.576 | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 81.448 | 122.664 | 157.816 | 150.492 | 28.869 | 46.828 | 21.523 | 30,8 | 42,2 | 16,7 |
| Συνολικά | 923.583 | 1.054.705 | 1.301.987 | 1.443.838 | 22.132 | 25.162 | 4.520 | 2,1 | 2,0 | 0,3 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 18,21 | 25,17 | 33,43 | 46,74 | 0,33 | 0,91 | 0,99 | 1,3 | 2,8 | 2,2 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 46,75 | 51,47 | 50,77 | 55,03 | 0,67 | 1,38 | 1,16 | 1,3 | 2,8 | 2,2 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 17,19 | 18,92 | 17,15 | 21,63 | 0,52 | 0,76 | 0,51 | 2,8 | 4,6 | 2,4 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 29,56 | 32,55 | 33,62 | 33,40 | 0,15 | 0,63 | 0,66 | 0,4 | 1,9 | 2,0 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 60,06 | 74,71 | 76,39 | 84,73 | 0,92 | 2,04 | 1,76 | 1,3 | 2,7 | 2,1 |
| - στη Βιομηχανία | 52,87 | 58,06 | 53,43 | 53,49 | 0,50 | 1,18 | 0,99 | 0,9 | 2,3 | 1,9 |
| - στον Οικιακό | 55,65 | 75,95 | 82,90 | 95,94 | 0,83 | 1,99 | 1,95 | 1,1 | 2,5 | 2,1 |
| - στον Τριτογενή | 81,72 | 94,59 | 90,28 | 94,39 | 1,64 | 2,99 | 2,09 | 1,8 | 3,4 | 2,3 |
| - στις Μεταφορές | 56,50 | 76,60 | 72,14 | 73,41 | 0,54 | 1,26 | 0,82 | 0,7 | 1,8 | 1,1 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 43,93 | 56,62 | 54,85 | 55,91 | 0,49 | 1,41 | 1,23 | 0,9 | 2,6 | 2,3 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 232,33 | 252,72 | 290,57 | 308,89 | -5,73 | -13,96 | -11,21 | -2,2 | -4,6 | -3,5 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,34 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -1,8 | -3,1 | -1,5 |

## Σενάριο επιδότησης ανανεώσιμων κατά 40 €/MWh

| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
|  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | % ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 136.305 | 130.860 | 149.475 | 205.860 | -23.144 | -38.019 | -47.929 | -15,0 | -20,3 | -18,9 |
| Φυσικό Αέριο | 63.892 | 116.098 | 171.439 | 248.042 | -7.768 | -30.853 | -23.496 | -6,3 | -15,3 | -8,7 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 25.816 | 21.152 | 14.886 | 12.511 | -195 | -114 | 160 | -0,9 | -0,8 | 1,3 |
| Βιομάζα | 729 | 10.819 | 33.489 | 46.565 | 8.810 | 24.335 | 27.540 | 438,4 | 265,8 | 144,8 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 23.634 | 18.304 | 25.338 | 33.216 | - | -2.754 | -6.766 | - | -9,8 | -16,9 |
| Αιολική Ενέργεια | 485 | 16.458 | 29.151 | 39.887 | 9.291 | 11.942 | 12.634 | 129,6 | 69,4 | 46,4 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 80.202 | 90.031 | 97.009 | 103.439 | 5.862 | 6.310 | 6.282 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 2.212 | 2.344 | 3.125 | 3.075 | 141 | - | 0 | 6,4 | - | 0,0 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 78 | 7.721 | 27.872 | 30.828 | 7.457 | 27.417 | 29.871 | 2.820,3 | 6.030,7 | 3.120,9 |
| Συνολικά | 333.353 | 413.788 | 551.784 | 723.423 | 454 | -1.736 | -1.703 | 0,1 | -0,3 | -0,2 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 5.985 | 607 | 5.004 | 5.805 | -2.551 | -1.025 | -580 | -80,8 | -17,0 | -9,1 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 35,266 | 38,540 | 31,735 | 39,913 | -0,170 | -1,244 | -6,834 | -0,4 | -3,8 | -14,6 |
| Φυσικό Αέριο | 13,061 | 24,744 | 32,762 | 55,951 | -1,274 | -7,561 | -3,327 | -4,9 | -18,8 | -5,6 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 9,531 | 11,283 | 6,650 | 5,206 | -0,064 | 0,050 | 0,153 | -0,6 | 0,8 | 3,0 |
| Βιομάζα | 0,420 | 1,550 | 5,183 | 10,505 | 0,785 | 3,161 | 4,061 | 102,8 | 156,3 | 63,0 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 4,460 | 2,700 | 3,596 | 4,224 | - | -0,362 | -0,867 | - | -9,1 | -17,0 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,210 | 6,510 | 14,433 | 22,364 | 3,618 | 7,911 | 9,868 | 125,1 | 121,3 | 79,0 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 31,856 | 35,676 | 38,113 | 40,651 | 2,231 | 2,403 | 2,664 | 6,7 | 6,7 | 7,0 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,520 | 0,520 | 1,000 | 0,723 | - | - | 0,010 | - | - | 1,4 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 0,019 | 1,491 | 12,807 | 18,327 | 1,406 | 12,603 | 17,775 | 1.655,1 | 6.189,5 | 3.220,9 |
| Συνολικά | 95,342 | 123,013 | 146,278 | 197,864 | 6,533 | 16,962 | 23,503 | 5,6 | 13,1 | 13,5 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ |  | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 0,822 | 1,776 | 14,984 | -0,164 | -0,828 | -2,496 | -16,6 | -31,8 | -14,3 |
| Φυσικό Αέριο |  | 3,972 | 7,108 | 8,838 | -1,143 | -5,640 | 1,233 | -22,3 | -44,2 | 16,2 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 1,265 | 0,272 | 0,240 | -0,063 | -0,018 | -0,085 | -4,8 | -6,1 | -26,2 |
| Βιομάζα |  | 1,065 | 2,023 | 1,629 | 0,793 | 1,380 | 0,909 | 292,5 | 214,7 | 126,3 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | 0,196 | 1,620 | - | -0,065 | -0,349 | - | -24,9 | -17,7 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 5,894 | 4,247 | 5,956 | 3,617 | 2,741 | 2,223 | 158,9 | 181,9 | 59,5 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 3,473 | 1,362 | 1,252 | 2,180 | -0,034 | 0,132 | 168,6 | -2,5 | 11,8 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | 0,557 | 0,043 | - | - | 0,004 | - | - | 10,3 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) |  | 1,471 | 10,783 | 0,820 | 1,406 | 10,698 | 0,623 | 2.159,2 | 12.494,8 | 314,6 |
| Συνολικά |  | 17,962 | 28,324 | 35,384 | 6,625 | 8,233 | 2,193 | 58,4 | 41,0 | 6,6 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 455.215 | 436.459 | 464.760 | 511.548 | -71.544 | -114.638 | -107.051 | -14,1 | -19,8 | -17,3 |
| Φυσικό Αέριο | 168.916 | 262.570 | 360.919 | 431.993 | -8.512 | -35.497 | -50.998 | -3,1 | -9,0 | -10,6 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 128.665 | 71.759 | 52.927 | 33.058 | -10.313 | -13.434 | -1.790 | -12,6 | -20,2 | -5,1 |
| Βιομάζα | 10.776 | 51.575 | 99.534 | 125.778 | 36.235 | 66.457 | 71.535 | 236,2 | 200,9 | 131,9 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 70.890 | 54.901 | 75.754 | 94.507 | - | -7.816 | -18.585 | - | -9,4 | -16,4 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 7.673 | 7.378 | 7.015 | 6.576 | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 81.448 | 183.515 | 259.489 | 232.918 | 89.719 | 148.501 | 103.949 | 95,7 | 133,8 | 80,6 |
| Συνολικά | 923.583 | 1.068.157 | 1.320.399 | 1.436.378 | 35.585 | 43.574 | -2.939 | 3,4 | 3,4 | -0,2 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 18,21 | 25,64 | 35,74 | 49,74 | 0,80 | 3,22 | 3,99 | 3,2 | 9,9 | 8,7 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 46,75 | 52,43 | 54,28 | 58,56 | 1,63 | 4,89 | 4,70 | 3,2 | 9,9 | 8,7 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 17,19 | 20,42 | 21,68 | 25,85 | 2,02 | 5,29 | 4,73 | 11,0 | 32,3 | 22,4 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 29,56 | 32,01 | 32,60 | 32,72 | -0,39 | -0,40 | -0,03 | -1,2 | -1,2 | -0,1 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 60,15 | 76,15 | 81,95 | 90,30 | 2,36 | 7,60 | 7,32 | 3,2 | 10,2 | 8,8 |
| - στη Βιομηχανία | 52,12 | 58,58 | 56,53 | 56,03 | 1,01 | 4,29 | 3,53 | 1,8 | 8,2 | 6,7 |
| - στον Οικιακό | 56,23 | 77,08 | 87,38 | 102,05 | 1,96 | 6,46 | 8,06 | 2,6 | 8,0 | 8,6 |
| - στον Τριτογενή | 82,30 | 97,48 | 99,99 | 101,58 | 4,52 | 12,69 | 9,29 | 4,9 | 14,5 | 10,1 |
| - στις Μεταφορές | 56,50 | 79,43 | 76,99 | 77,21 | 3,38 | 6,11 | 4,62 | 4,4 | 8,6 | 6,4 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 43,93 | 57,92 | 57,04 | 57,63 | 1,80 | 3,60 | 2,95 | 3,2 | 6,7 | 5,4 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 232,33 | 228,26 | 252,00 | 271,24 | -30,20 | -52,54 | -48,86 | -11,7 | -17,3 | -15,3 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,42 | 0,36 | 0,30 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -11,3 | -15,8 | -13,4 |

## Σενάριο επιδότησης ανανεώσιμων κατά 80 €/MWh

| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GWh) |
| --- |
|  | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | % ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 136.305 | 89.236 | 96.239 | 134.965 | -64.769 | -91.255 | -118.824 | -42,1 | -48,7 | -46,8 |
| Φυσικό Αέριο | 63.892 | 112.470 | 145.428 | 224.488 | -11.396 | -56.864 | -47.050 | -9,2 | -28,1 | -17,3 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 25.816 | 20.801 | 14.871 | 12.372 | -545 | -129 | 22 | -2,6 | -0,9 | 0,2 |
| Βιομάζα | 729 | 35.424 | 57.251 | 69.087 | 33.415 | 48.097 | 50.062 | 1.662,8 | 525,4 | 263,1 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 23.634 | 18.304 | 23.847 | 28.524 | - | -4.245 | -11.458 | - | -15,1 | -28,7 |
| Αιολική Ενέργεια | 485 | 25.938 | 38.880 | 46.119 | 18.770 | 21.671 | 18.866 | 261,9 | 125,9 | 69,2 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 80.202 | 95.191 | 101.290 | 106.690 | 11.022 | 10.591 | 9.533 | 13,1 | 11,7 | 9,8 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 2.212 | 2.203 | 3.091 | 3.076 | - | -33 | 1 | - | -1,1 | 0,0 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 78 | 14.801 | 73.372 | 96.312 | 14.536 | 72.917 | 95.354 | 5.498,0 | 16.039,0 | 9.962,5 |
| Συνολικά | 333.353 | 414.367 | 554.270 | 721.633 | 1.033 | 750 | -3.493 | 0,2 | 0,1 | -0,5 |
| Εισαγωγές-Εξαγωγές | 5.985 | -3.130 | -1.902 | 4.388 | -6.288 | -7.931 | -1.997 | -199,1 | -131,5 | -31,3 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 35,266 | 38,408 | 31,482 | 30,987 | -0,302 | -1,497 | -15,760 | -0,8 | -4,5 | -33,7 |
| Φυσικό Αέριο | 13,061 | 23,536 | 27,919 | 54,315 | -2,482 | -12,403 | -4,962 | -9,5 | -30,8 | -8,4 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 9,531 | 11,182 | 6,538 | 5,211 | -0,164 | -0,063 | 0,158 | -1,4 | -0,9 | 3,1 |
| Βιομάζα | 0,420 | 4,880 | 8,625 | 13,848 | 4,116 | 6,603 | 7,403 | 538,6 | 326,6 | 114,9 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 4,460 | 2,700 | 3,400 | 3,628 | - | -0,558 | -1,464 | - | -14,1 | -28,7 |
| Αιολική Ενέργεια | 0,210 | 12,351 | 20,700 | 28,634 | 9,459 | 14,179 | 16,137 | 327,1 | 217,4 | 129,1 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια | 31,856 | 37,641 | 40,129 | 43,037 | 4,195 | 4,419 | 5,050 | 12,5 | 12,4 | 13,3 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 0,520 | 0,520 | 1,000 | 0,726 | - | - | 0,013 | - | - | 1,9 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) | 0,019 | 4,805 | 44,425 | 59,466 | 4,721 | 44,222 | 58,914 | 5.558,0 | 21.717,1 | 10.675,2 |
| Συνολικά | 95,342 | 136,023 | 184,218 | 239,852 | 19,543 | 54,902 | 65,491 | 16,8 | 42,5 | 37,6 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (GW) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ |  | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 | 2005-2010 | 2015-2020 | 2025-2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης |  | 0,730 | 1,819 | 6,547 | -0,256 | -0,785 | -10,933 | -26,0 | -30,1 | -62,5 |
| Φυσικό Αέριο |  | 2,840 | 3,294 | 13,852 | -2,275 | -9,453 | 6,247 | -44,5 | -74,2 | 82,1 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα |  | 1,202 | 0,281 | 0,448 | -0,127 | -0,008 | 0,123 | -9,6 | -2,7 | 37,7 |
| Βιομάζα |  | 4,395 | 1,553 | 2,177 | 4,123 | 0,910 | 1,457 | 1.520,1 | 141,5 | 202,3 |
| Πυρηνική Ενέργεια |  | - | - | 1,272 | - | -0,261 | -0,697 | - | -100,0 | -35,4 |
| Αιολική Ενέργεια |  | 11,735 | 0,757 | 2,039 | 9,458 | -0,750 | -1,694 | 415,5 | -49,8 | -45,4 |
| Υδροηλεκτρική Ενέργεια |  | 5,439 | 1,632 | 1,087 | 4,146 | 0,236 | -0,033 | 320,6 | 16,9 | -3,0 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου |  | - | 0,557 | 0,046 | - | - | 0,007 | - | - | 18,2 |
| Άλλες (ηλιακή, H2, γεωθερμία, κ.α.) |  | 4,786 | 38,888 | 11,525 | 4,721 | 38,802 | 11,327 | 7.250,9 | 45.321,6 | 5.723,4 |
| Συνολικά |  | 31,126 | 48,782 | 38,993 | 19,790 | 28,692 | 5,802 | 174,6 | 142,8 | 17,5 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ (GWh καυσίμου) |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Άνθρακας και λιγνίτης | 455.215 | 305.428 | 306.755 | 350.035 | -202.575 | -272.643 | -268.565 | -39,9 | -47,1 | -43,4 |
| Φυσικό Αέριο | 168.916 | 258.801 | 322.300 | 389.479 | -12.282 | -74.116 | -93.512 | -4,5 | -18,7 | -19,4 |
| Πετρελαϊκά προϊόντα | 128.665 | 70.480 | 52.327 | 32.016 | -11.592 | -14.034 | -2.832 | -14,1 | -21,1 | -8,1 |
| Βιομάζα | 10.776 | 113.980 | 159.950 | 182.495 | 98.639 | 126.873 | 128.252 | 643,0 | 383,6 | 236,4 |
| Πυρηνική Ενέργεια | 70.890 | 54.901 | 71.529 | 81.892 | - | -12.041 | -31.200 | - | -14,4 | -27,6 |
| Κοκ και Αέρια Υψικαμίνου | 7.673 | 7.378 | 7.015 | 6.576 | - | - | - | - | - | - |
| Υδρογόνο | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ανανεώσιμες | 81.448 | 230.617 | 326.803 | 363.047 | 136.822 | 215.816 | 234.078 | 145,9 | 194,5 | 181,5 |
| Συνολικά | 923.583 | 1.041.585 | 1.246.679 | 1.405.539 | 9.012 | -30.146 | -33.778 | 0,9 | -2,4 | -2,3 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| Συνολικό λειτουργικό κόστος (δις €) | 18,21 | 28,04 | 41,99 | 55,51 | 3,20 | 9,48 | 9,76 | 12,9 | 29,1 | 21,3 |
| Μέσο Συνολικό κόστος (€/MWh) | 46,75 | 57,34 | 63,78 | 65,35 | 6,54 | 14,40 | 11,49 | 12,9 | 29,1 | 21,3 |
| Μέσο Σταθερό κόστος (€/MWh) | 17,19 | 25,36 | 32,85 | 34,47 | 6,96 | 16,46 | 13,35 | 37,8 | 100,4 | 63,2 |
| Μέσο Μεταβλητό κόστος (€/MWh) | 29,56 | 31,98 | 30,93 | 30,88 | -0,42 | -2,06 | -1,86 | -1,3 | -6,3 | -5,7 |
| Μέση τιμή πώλησης ηλεκτρισμού (€/MWh) | 59,63 | 83,28 | 95,86 | 100,89 | 9,50 | 21,50 | 17,92 | 12,9 | 28,9 | 21,6 |
| - στη Βιομηχανία | 52,51 | 68,23 | 81,24 | 72,76 | 10,67 | 29,00 | 20,27 | 18,5 | 55,5 | 38,6 |
| - στον Οικιακό | 54,96 | 78,27 | 92,63 | 103,41 | 3,14 | 11,72 | 9,42 | 4,2 | 14,5 | 10,0 |
| - στον Τριτογενή | 81,51 | 110,94 | 117,01 | 118,65 | 17,99 | 29,72 | 26,35 | 19,4 | 34,0 | 28,5 |
| - στις Μεταφορές | 56,36 | 86,85 | 92,19 | 91,12 | 10,80 | 21,31 | 18,53 | 14,2 | 30,1 | 25,5 |
| - σε Άλλες Χρήσεις | 43,85 | 63,97 | 66,94 | 62,92 | 7,84 | 13,49 | 8,24 | 14,0 | 25,2 | 15,1 |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ |
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 | 2010 | 2020 | 2030 |
| CO2 Εκπομπές (Mtn) | 232,33 | 180,96 | 188,49 | 207,01 | -77,49 | -116,05 | -113,09 | -30,0 | -38,1 | -35,3 |
| Ανθρακική Ένταση (tn CO2/MWh) | 0,51 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | -0,14 | -0,16 | -0,12 | -29,9 | -37,3 | -33,8 |

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

[1]. “Towards a Regional Energy Market for the South-East European Area” professor Pantelis CAPROS, April 2005.

[2]. “Regional electricity markets in ECT area”, Energy Charter Secretariat, October 2003.

[3].”Study on the Development of a Competitive Balkan Electricity Market/Final Report”.

[4]. “SECI Regional Electricity Interconnection Planning Study”, SECI Interconnection Study Task Group (ISTG), February 2004.

[5]. “Energy policies of IEA countries: Turkey 2001 Review”, OECD/International Energy Agency, 2001.

[6]. “Review of Electricity and Supply in South Eastern Europe (2002-2012)”, Sneiana Mijailovific/Miroslav Vukovic/Electricity Coordination Center Belgrade, March 2003.

[7]. “World Bank Framework for Development of Regional Energy Trade in South East Europe”, David Kennedy and John Besant-Jones/ The World Bank, 2004.

[8]. “Tariff reforms and the affordability issue: Achievement of Albania regarding increasing collections, reduction of losses, electricity tariffs, protection of family in needs and reforming power sector in line with Athens Process”, Mr Bujar LEKA/ Ministry of Industry and Energy, 2004.

[9]. “Challenges in the Romanian Electricity Sector Reform”, Maria Manicuta Director General/ANRE – Romania, June 2005.

[10]. “Can the Poor Pay for Power? The Affordability of Electricity in South East Europe”, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), November 2003.

[11]. “SECI Regional Electricity Projects”, Trajce Cerepnalkovski, Assistant General Director & Head of Development & Investment Dpt.& SECI electricity regional projects coordinator, November 2003.

[12]. “UCTE System Adequacy Forecast 2005-2015”, Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE), January 2005.

[13]. “Towards an Energy Community of South Eastern Europe (ECSEE):  Tariff Reform and the Affordability Issue”, Maria Vagliasindi, Senior Economist
Chief Economist Office/ EBRD, October 2004.

[14]. “International Energy Outlook 2004”, Energy Information Administration/ Office of Integrated Analysis and Forecasting/ U.S. Department of Energy, April 2004.

[15]. “FYR Macedonia Energy Policy Paper”, Infrastructure and Energy Services/ Department Europe and Central Asia Region/ The World Bank, July 2004.

[16]. “Turkey: Gas Sector Strategy Note”, Infrastructure and Energy Services/ Department Europe and Central Asia Region/ The World Bank, September 2004.

[17]. “Bosnia and Herzegovina: Infrastructure and Energy Strategy”, Infrastructure and Energy Services/ Department Europe and Central Asia Region/ The World Bank, June 2004.

[18]. “Arrested Development: Energy Efficiency and Renewable Energy in the Balkans”, Stability Pact Watch Group, May 2005.

[19]. “Plan for construction of new capacities for generation of electricity in the federation of Bosnia and Herzegovina”, Bosnia and Herzegovina/ Federation of Bosnia and Herzegovina/ Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina, January 2005.

[20]. “Summary and action plan for the implementation of the national strategy of energy”, Ministry of Industry and Energy Albania/ National Agency of Energy, 2004.

[21]. “Albania: Power Sector Rehabilitation and Restructuring Project”, The World Bank/ Europe and Central Asia Region/ Albania-South East Europe Country Unit/ Infrastructure and Energy Services Department, May 2002.

[22]. “Energy-policy Framework Conditions for Electricity Markets and Renewable Energies”, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, June 2004.

[23]. “World Bank Support for the Gas Market in South East Europe”, David Kennedy, March 2005.

[24]. “Regional Balkans Infrastructure Study-Electricity (REBIS) and Generation Investment Study (GIS)”, PwC Consortium for the European Commission, December 2004.

[25]. “The South East Europe Natural Gas Market”, Council of European Energy Regulators (CEER), February 2005.

[26]. “The Turkish Gate: Energy Transit and Security Issues”, John Roberts/ Platts Energy Group, 2004.

[27]. “Gas Infrastructure Financing WG”, Philippe Mannoni and Balazs Sandor for Gas Infrastructure Europe (GIE), October 2005.

[28]. “Key World Energy Statistics”, International Energy Agency (IEA), 2005.

[29]. “Turkey as an energy corridor between the East and the West – Gas to Europe”, Dr. Cenk PALA /Head of Foreign Relations & Strategies Dept. /Botas Petroleum Pipeline Corporation/ Turkey, September 2003.

[30]. “The New Natural Gas Market & the Role of Regulator”, Hasan ÖZKOÇ/ Energy Market Regulatory Authority of Turkey (EMRA), May 2004.

[31]. “Renewable Energy Resource Assessment: Stage 1”, Black & Veatch (BV) for the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), April 2003.

[33]. “Balkans Region: Oil and Gas Fact Sheet”, Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/balkans.html, January 2004.

[34]. “Greece Country Analysis Brief”, Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/greece.html, August 2005.

[35]. “Southeastern Europe Country Analysis Brief”, Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/seeurope.html, March 2005.

[36]. “Turkey Country Analysis Brief”, Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/turkey.html, July 2005.

[37]. http://www.eia.doe.gov/

[38]. http://www.worldbank.org/

[39]. http://europa.eu.int/comm/energy/

[40]. http://www.ebrd.com/

[41]. http://www.seercon.org/

[42]. http://www.erranet.org/

[43]. http://www.gte2.be/

[44]. http://www.stabilitypact.org/energy/

[45]. http://www.inogate.org/

[46]. http://www.eva.ac.at/enercee/