|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομεασ Σηματων Ελεγχου Και ΡομποτικηΣ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :   Νικόλαος Γ. Μαράτος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούλιος 2006

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομεασ Σηματων Ελεγχου Και ΡομποτικηΣ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Νικόλαος Γ. Μαράτος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την

Αθήνα, Ιούλιος 2006

Περίληψη

Το 1978 ο Ρώσος μαθηματικός V.L.Kharitonov απέδειξε ότι προκειμένου να αποφανθούμε για την ευστάθεια μιας οικογένειας πολυωνύμων, των οποίων οι συντελεστές κυμαίνονται μεταξύ δύο ακραίων θετικών τιμών, αρκεί να ελέγξουμε την ευστάθεια τεσσάρων μόνο πολυωνύμων – των λεγομένων πολυωνύμων Kharitonov.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία δίνουμε δύο εναλλακτικές αποδείξεις του Θεώρηματος Kharitonov και επιπλέον επεκτείνουμε τα αποτελέσματα εξετάζοντας πόσο μπορούν να μεταβληθούν οι συντελεστές μιας οικογένειας πολυωνύμων ώστε κάθε πολυώνυμο που ανήκει σε αυτήν να παραμένει ευσταθές.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πρώτο Μέρος της εργασίας παραθέτουμε μια βιβλιογραφική επισκόπηση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων που αφορούν τόσο το Θεώρημα Kharitonov, όσο και κάποιες επεκτάσεις και γενικεύσεις αυτού.

Στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάζουμε το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο. Σε αυτό περιέχονται οι προτάσεις και τα θεωρήματα που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια της εργασίας και επομένως η αναφορά τους κρίνεται αναγκαία.

Στο Τρίτο Μέρος δίνουμε την πρώτη απόδειξη του Θεώρηματος Kharitonov υιοθετώντας μια διαφορετική, καινούρια προσέγγιση. Ειδικότερα, εκμεταλλεύομαστε τις συνθήκες Kuhn-Tucker για ένα πρόβλημα ελαχίστου με ανισοτικούς περιορισμούς καθώς και την Πρόταση 1 του μαθηματικού υποβάθρου που παρουσιάστηκε στο Δεύτερο Μέρος.

Μια δεύτερη απόδειξη του Θεώρηματος Kharitonov δίνεται στο Τέταρτο Μέρος της εργασίας, όπου χρησιμοποιούμε την Πρόταση 2 που αναφέρθηκε στο μαθηματικό υπόβαθρο.

Τέλος, στο Πέμπτο Μέρος προσδιορίζουμε τη μέγιστη μεταβολή των συντελεστών μιας οικογένειας πολυωνύμων ώστε κάθε πολυώνυμο αυτής να παραμένει ευσταθές. Αρχικά, βασιζόμενοι στις συνθήκες Kuhn-Tucker, παρουσιάζουμε τη διαδικασία οργάνωσης υπολογισμού προς αυτήν την κατεύθυνση και στη συνέχεια απλοποιούμε περαιτέρω το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ακολούθως, παραθέτουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα προς διασαφήνιση και καλύτερη κατανόηση των παραπάνω αποτελεσμάτων.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμώς τον Καθηγητή Νικόλαο Μαράτο για την αμέριστη βοήθειά του στην παρούσα εργασία αλλά και τη γενικότερη καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια ολόκληρου του πανεπιστημιακού έτους.

# Λέξεις Κλειδιά

Θεώρημα Kharitonov Πολυώνυμα Kharitonov, Περιοχή Kharitonov, Ευστάθεια, Hurwitz, Συνθήκες Kuhn-Tucker, Φανταστική Ρίζα, Κυρτός Συνδυασμός, Άρτιο Μέρος, Περιττό Μερος, Τοπικό Ελάχιστο, Ολικό Ελάχιστο.

## Abstract

In 1978, the Russian mathematician V.L.Kharitonov proved a powerful theorem which stated that in order to derive the stability for a family of polynomials, with each coefficient varying independently in a specified interval, only four polynomials suffice to be checked.

This paper provides two alternative proofs of the Kharitonov Theorem. Moreover, we examine the extent to which the coefficients of a family of polynomials are allowed to vary so that every polynomial in the family remains stable.

In the first part of the paper, we cite some of the most important results presented in the literature regarding the Kharitonov Theorem and its extensions and generalizations.

In the second part we present the mathematical background, the propositions and theorems of which are often used throughout the paper.

The first proof of the Kharitonov Theorem is given in the third part where we make a new, different approach by using the Kuhn-Tucker conditions for a minimization problem with inequality constraints as well as Proposition 1 from the mathematical background of the second part.

The fourth part presents a second proof of the Kharitonov Theorem. In particular, we take advantage of Proposition 2 which is stated in the second part.

Finally, in the fifth part we determine the maximum variation of the coefficients of a family of polynomials so that every polynomial in the family remains stable. Initially, we base the organization of our computation on the Kuhn-Tucker conditions and afterwards we considerably simplify the specific problem. We then provide a numerical example which clarifies the previous results.

At this point, I would like to express my gratitude to Professor Nikolaos Maratos for all his valuable help to the present dissertation as well as his guidance during the whole academic year.

# KeyWords

Kharitonov Theorem, Kharitonov Polynomials, Kharitonov Region, Stability, Hurwitz, Kuhn-Tucker Conditions, Imaginary Root, Convex Combination, Even Part, Odd Part, Local Minimum, Global Minimum.

## Περιεχόμενα

1. Μέρος Πρώτο: Εισαγωγή – Βιβλιογραφική Επισκόπηση  ................................ Σελίδα 8

2. Μέρος Δεύτερο: Μαθηματικό Υπόβαθρο ........................................................ Σελίδα 12

3. Μέρος Τρίτο: Πρώτη Απόδειξη του Θεωρήματος Kharitonov ....................... Σελίδα 15

4. Μέρος Τέταρτο: Δεύτερη Απόδειξη του Θεωρήματος Kharitonov ................. Σελίδα 25

5. Μέρος Πέμπτο: Προσδιορισμός της Μέγιστης Μεταβολής των

Συντελεστών του Πολυωνύμου φ(s,α(τ))............................... Σελίδα 28

6. Αριθμητικό Παράδειγμα .................................................................................. Σελίδα 44

7. Συμπεράσματα ................................................................................................. Σελίδα 47

8. Βιβλιογραφία ................................................................................................... Σελίδα 48

Μέρος Πρώτο: Εισαγωγή - Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Η μελέτη της ευστάθειας των πολυωνύμων είναι θεμελιώδης για την ανάλυση πολλών προβλημάτων αυτόματου ελέγχου. Για παράδειγμα, η ευστάθεια (ή αστάθεια) ενός δοσμένου συστήματος καθορίζεται από τις ρίζες του χαρακτηριστικού του πολυωνύμου, ή ισοδύναμα, του παρανομαστή της συνάρτησης μεταφοράς. Αν οι συντελεστές του πολυωνύμου είναι γνωστοί, τότε η ευστάθεια του μπορεί εύκολα να ελεγθεί με τη βοήθεια δημοφιλών κριτηρίων και μεθόδων (Routh, Hurwitz, Schur-Kohn κ.ά.). Η δυσκολία παρουσιάζεται όταν δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια τους συντελεστές. Αυτή είναι αναπόφευκτα και η περίπτωση για κάθε πραγματικό σύστημα αφού προσεγγίσεις, γραμμικοποιήσεις και απλοποιήσεις χρησιμοποιούνται συχνά κατά τη διαδικασία της εξαγωγής ενός εύχρηστου μοντέλου που θα περιγράφει το εν λόγω σύστημα.

Έτσι το πραγματικό πρόβλημα έγκειται στη μελέτη της ευστάθειας της ακόλουθης οικογένειας πολυωνύμων:

με  ,  .

Δεν είναι πρακτικό φυσικά να ελέγξουμε την ευστάθεια κάθε μέλους της παραπάνω οικογένειας. Γι’ αυτό το πρόβλημα εστιάζεται στο κατά πόσον είναι εφικτό να αποφανθούμε για την ευστάθεια όλης της οικογένειας εξετάζοντας μόνο ένα υποσύνολο των πολυωνύμων.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα αναφορικά με τα παραπάνω είναι το θεώρημα του Kharitonov [2], σύμφωνα με το οποίο η ευστάθεια τεσσάρων «ακραίων» πολυωνύμων είναι ταυτόχρονα ικανή και αναγκαία προκειμένου να αποφανθούμε για την ευστάθεια όλης της οικογένειας. Έκτοτε πλήθος αποδείξεων και γενικεύσεων έχουν γραφτεί. Οι [4], [5], [6], [13] χρησιμοποιούν κλασσική γραμμική άλγεβρα, οι [7], [8], [9], [10], [12] βασίζονται σε ιδιότητες των διαγραμμάτων Nyquist, ενώ η [14] κάνει χρήση της εξίσωσης του Lyapunov. Στην παρούσα διπλωματική εργασία υιοθετούμε μια καινούρια, διαφορετική προσέγγιση (βλ. Τρίτο Μέρος) και αποδεικνύουμε το εν λόγω θεώρημα εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες Kuhn-Tucker για ένα πρόβλημα ελαχίστου με ανισοτικούς περιορισμούς. Μάλιστα, στο Τέταρτο Μέρος της εργασίας, βασιζόμενοι σε μία πρόταση του άρθρου [4], δίνουμε μία δεύτερη απόδειξη του θεωρήματος Kharitonov.

Η σημασία του θεωρήματος έγκειται στη δραστική μείωση του υπολογιστικού κόστους που υπεισέρχεται στον καθορισμό της ευστάθειας όλης της οικογένειας καθώς τα πολυώνυμα που καλούμαστε να εξετάσουμε είναι μόλις τέσσερα. Έτσι, σημαντική έρευνα έχει γίνει και προς την κατεύθυνση της επέκτασης του θεωρήματος και σε άλλες περιοχές του αριστερού μιγαδικού ημιεπιπέδου, τις λεγόμενες περιοχές Kharitonov, τις οποίες θα ορίσουμε αμέσως μετά.

Αρχικά, συμβολίζουμε με D μια περιοχή του ανοιχτού αριστερού μιγαδικού ημιεπιπέδου και με  το σύνολο των πολυωνύμων των οποιών όλες οι ρίζες βρίσκονται εντός της περιοχής D. Στη συνέχεια, θεωρούμε την οικογένεια των πολυωνύμων:

και το σύνολο (όλων) των «ακραίων» πολυωνύμων:

Ο ορισμός της περιοχής Kharitonov είναι ο ακόλουθος:

Ορισμός: Μια περιοχή  που ανήκει στο αριστερό μιγαδικό ημιεπιπέδο λέγεται περιοχή Kharitonov αν  συνεπάγεται .

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το πλήθος των «ακραίων» πολυωνύμων, των οποίων τις θέσεις των ριζών καλούμαστε να εξετάσουμε προκειμένου να αποφανθούμε για όλα τα πολυώνυμα της οικογένειας , είναι , όπου n είναι ο βαθμός ενός τυχαίου πολυωνύμου. Για μεγάλα n είναι προφανές ότι το υπολογιστικό κόστος γίνεται σημαντικό.

Παρ’ όλα αυτά, οι Y.C.Soh και Y.K.Foo, αναφερόμενοι στην περιοχή Kharitonov  που φαίνεται στο Σχήμα 1, απέδειξαν σε δύο άρθρα τους ([7], [8]) ότι προκειμένου να εξετάσουμε αν , αρκεί να ελέγξουμε αν (μόνο) ένα υποσύνολο των «ακραίων» πολυωνύμων έχει ρίζες εντός της περιοχής .

Σχήμα 1: Η γραμμοσκιασμένη περιοχή Kharitonov .

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο άρθρο τους [7] οι δύο συγγραφείς θεώρησαν ότι η γωνία φ (με )  είναι ένα ρητό πολλαπλάσιο του π, δηλαδή , όπου οι p,q είναι σχετικά πρώτοι με . Στη συνέχεια απέδειξαν ότι  εάν και μόνον εάν  ειδικά επιλεγμένα «ακραία» πολυώνυμα του συνόλου  έχουν τις ρίζες τους εντός της περιοχής Kharitonov , ανεξαρτήτως του βαθμού n των πολυωνύμων της οικογένειας .

Στο δεύτερο άρθρο τους [8], οι Soh και Foo απέδειξαν ότι , εάν και μόνον εάν το πολύ  ειδικά επιλεγμένα «ακραία» πολυώνυμα του συνόλου  έχουν τις ρίζες τους εντός της  περιοχής Kharitonov , ανεξαρτήτως της γωνίας φ.

Τέλος, οι ίδιοι συγγραφείς επέκτειναν τα συμπεράσματά τους για οποιαδήποτε περιοχή Kharitonov D. Ειδικότερα, απέδειξαν [8] ότι ο αριθμός των «ακραίων» πολυωνύμων που πρέπει να εξετάσουμε προκειμένου να αποφανθούμε για όλη την οικογένεια  είναι (περίπου) της τάξης του .

Μέρος Δεύτερο: Μαθηματικό Υπόβαθρο

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο, του οποίου οι προτάσεις και τα θεωρήματα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια της εργασίας.

Πρόταση 1 (βλ. [3]):  Έστω ότι τα πολυώνυμα με μιγαδικούς συντελεστές

και

είναι Hurwitz. Έστω ακόμη

και .

Υποθέτουμε ότι είτε , είτε .

Τότε κάθε πολυώνυμο που εκφράζεται ως κυρτός συνδυασμός των  και  είναι Hurwitz. Ισοδύναμα, το πολυώνυμο  είναι Hurwitz .

Πόρισμα 1: Αν δύο Hurwitz πολυώνυμα με πραγματικούς συντελεστές έχουν το ίδιο άρτιο μέρος ή το ίδιο περιττό μέρος, τότε κάθε πολυώνυμο που εκφράζεται ως κυρτός συνδυασμός των δύο αυτών πολυωνύμων θα είναι Hurwitz.

Πρόταση 2 (βλ. [4]): Έστω ,  πολυώνυμα που εμφανίζουν μόνο άρτιο μέρος, δηλαδή , όπου .

Έστω ακόμη ,  πολυώνυμα που εμφανίζουν μόνο περιττό μέρος, δηλαδή, όπου .

Θεωρούμε ότι τα πολυώνυμα , ,  είναι Hurwitz και επιπλέον υποθέτουμε ,  και , . Τότε το πολυώνυμο  είναι επίσης Hurwitz.

Θεώρημα 1 (Stodola): Σύμφωνα με το θεώρημα Stodola (το οποίο παρέχει μία αναγκαία συνθήκη για την ευστάθεια ενός πολυωνύμου), εάν ένα πολυώνυμο είναι Hurwitz τότε όλοι οι συντελεστές του έχουν το ίδιο πρόσημο. Εάν έστω και ένας συντελεστής μηδενίζεται ή έχει διαφορετικό πρόσημο από τους υπόλοιπους, το πολυώνυμο είναι ασταθές.

Θεώρημα 2 (Αναγκαίες συνθήκες πρώτης τάξης ή συνθήκες Kuhn-Tucker για προβλήματα ελαχιστοποίησης με ανισοτικούς περιορισμούς): Θεωρούμε το γενικό πρόβλημα ελαχιστοποίησης με m ανισοτικούς περιορισμούς:

{ }                                                                              (P1)

όπου,  και .

Αν οι f και,  είναι συνεχώς διαφορίσιμες και αν  είναι τοπικό ελάχιστο του προβλήματος (P1), τότε  τέτοιο ώστε να ισχύουν οι εξής συνθήκες (συνθήκες Kuhn-Tucker):

,                                                                      (KT1)

,                                                                     (KT2)

,                                                                     (KT3)

,                                                                     (KT4)

Στα παραπάνω είναι  και .

Στη συνέχεια παραθέτουμε δύο θεωρήματα ικανών συνθηκών για ύπαρξη ελαχίστου του προβλήματος  {}                                                                                  (P2)

Θεώρημα 3 (Weierstrass): Αν η  είναι συνεχής και το επιτρεπτό σύνολο  είναι συμπαγές (κλειστό και φραγμένο) και , τότε υπάρχει ελάχιστο του προβλήματος (P2).

Θεώρημα 4 (βλ. [15]): Αν η  είναι συνεχής, το επιτρεπτό σύνολο  είναι κλειστό και ισχύουν  και {}, τότε υπάρχει ελάχιστο του προβλήματος (P2).

Μέρος Τρίτο: Πρώτη Απόδειξη του Θεωρήματος Kharitonov

Πριν προχωρήσουμε στη διατύπωση και απόδειξη του θεωρήματος Kharitonov, θα θεωρήσουμε το ακόλουθο πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού:

: , } , όπου                                                  (BP)

Οι συνθήκες Kuhn–Tucker για το παραπάνω πρόβλημα ειναι:

,                                                                   (1.1)

,                                                                    (1.2)

,                                                                   (1.3)

,                                                                    (1.4)

,                                                                    (1.5)

,                                                                     (1.6)

To  είναι η λύση του προβλήματος (BP).

Από τις (1.1) ως τις (1.6) έχουμε για οποιοδήποτε  :

- Αν , τότε λόγω της (1.2) προκύπτει  ή/και ,

οπότε από τις (1.3) και (1.4) συμπεραίνουμε ότι ή/και,

δηλαδή .

- Αν  , τότε λόγω της (1.2) προκύπτει  .

Συνεπώς  ή  για                                                             (1.7)

Τότε λόγω των (1.1) και (1.7) έχουμε για οποιοδήποτε :

- Αν  και , τότε , ,  ικανοποιούν τις (1.1) ως (1.6).

- Αν και , τότε , ,  ικανοποιούν τις (1.1) ως (1.6).

- Αν  , τότε , ,  ,  ικανοποιούν τις (1.1) ως (1.6).

Μια λύση επομένως του προβλήματος (BP) είναι:

,                                                               (1.8)

Ακολουθεί η διατύπωση και απόδειξη του Θεωρήματος Kharitonov.

Θεώρημα 5 (Kharitonov): Έστωσαν τα εξής τέσσερα πολυώνυμα (πολυώνυμα Kharitonov):

, όπου

Τότε κάθε πολυώνυμο της οικογένειας  με  ,  είναι Hurwitz εάν και μόνον εάν τα τέσσερα άνωθι πολυώνυμα Kharitonov είναι Hurwitz.

Σημείωση: Με  ,  συμβολίζουμε τα διανύσματα των συντελεστών των τεσσάρων πολυωνύμων Kharitonov, δηλαδή:

,    ,    ,    ,

Απόδειξη: Κατ’αρχήν ορίζουμε τα διανύσματα:

,       και στη συνέχεια τα παρακάτω σύνολα:

{, }

{, } , όπου

,   ,  όπου

Προφανώς   και

Στα παραπάνω το  συμβολίζει το ακέραιο μέρος του x.

Το πολυώνυμο  έχει έναν παραπάνω όρο αν , ενώ έχει (ακριβώς) το ίδιο πλήθος άρτιων και περιττών όρων αν , .

Συνεπώς αν  , τότε  , , ενώ

αν  ,  τότε  , .

Έτσι εξηγούνται και οι ορισμοι των  και   που προαναφέρθηκαν.

Θέτοντας  στο  προκύπτει:

Άρα , όπου:

...   ...]

, όπου

και το  ορίστηκε προηγουμένως.

Ακόμη

, όπου         , αν

ή    , αν  ,

διότι σε αυτήν την περίπτωση το πολυώνυμο  έχει έναν παραπάνω άρτιο όρο.

Το  ορίστηκε προηγουμένως.

Επομένως

Έστω οτι το  έχει φανταστική ρίζα, δηλαδή  , οπότε

και  .

Συνεπώς     τέτοια ώστε

, ,  τέτοια ώστε

(2)

Με βάση την (1.8) οι λύσεις  ,  ,  ,  των τεσσάρων αυτών προβλημάτων είναι οι εξής:

,    ,    ,    .

Επομένως η (2) γράφεται:

(3)

Τα τέσσερα πολυώνυμα Kharitonov  ,  , για  είναι:

και τα διανύσματα των συντελεστών  ,  των τεσσάρων πολυωνύμων Kharitonov, μετά από αναδιάταξη των συνιστωσών τους γράφονται:

,    ,    ,

Έστω οτι το  έχει φανταστική ρίζα, δηλαδή έστω ότι  τέτοιο ώστε να ισχύουν οι σχέσεις (3). Ας ειναι

.

Τότε λόγω της (3) προκύπτει:

(4.1)

και                                                                          (4.2)

Συνεπώς υπάρχουν  και  τέτοια ώστε:

(5.1)

και                                                             (5.2)

Θεωρούμε το σύνολο:

Τότε προφανώς , δηλαδή .

Ας είναι  το ελάχιστο ω που ικανοποιεί  , δηλαδή ας είναι  το γενικό ελάχιστο του προβλήματος:

: }                                                                                             (P)

Οι συνθήκες του Θεωρήματος 4 ικανοποιούνται τόσο για το σύνολο Ω όσο και για τη συνάρτηση ω και έτσι εξασφαλίζεται η ύπαρξη του . Επιπλέον, στο τουλάχιστον μία από τις πέντε ανισότητες που ορίζουν το σύνολο Ω θα ισχύει με το ίσον, γιατί αλλιώς, αν δηλαδή όλες οι ανισότητες ήταν αυστηρές στο , θα υπήρχε , τέτοιο ώστε .

Έστω ότι τα τέσσερα πολυώνυμα Kharitonov  ,  είναι Hurwitz, δηλαδή δεν έχουν ρίζες στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο. Ακόμη, έστω ότι υπάρχει , δηλαδή . Θα αποδείξουμε, με απαγωγή σε άτοπο, ότι καμιά από τις πέντε ανισότητες δεν μπορεί να ισχύει στο  με το ίσον. Τότε υποχρεωτικά θα ισχύει ή ισοδύναμα

Διακρίνουμε τις ακόλουθες πέντε περιπτώσεις:

(α) Έστω ότι η πρώτη ανισότητα ισχύει στο  με το ίσον, δηλαδή έστω .

Τότε από τη δεύτερη και τρίτη ανισότητα προκύπτει:

και .

Διακρίνουμε δύο υποπεριπτώσεις:

(i)  ή/και . Τότε τουλάχιστον ένα εκ των ,  έχει τουλάχιστον μια ρίζα ίση με το 0 (αφού δεν εμφανίζεται ο όρος  και επομένως τα δύο πολυώνυμα γράφονται ως:  ω[λοιποί όροι] ), δηλαδή δεν είναι Hurwitz, άτοπο.

(ii)  και . Τότε, λόγω του Θεωρήματος Stodola, τουλάχιστον ένα εκ των  ,  δεν είναι Hurwitz, άτοπο.

Πράγματι, έστω  και . Δι’ επισκοπήσεως των συντελεστών του  συμπεραίνουμε ότι  γιατί αλλιώς, από το Θεώρημα Stodola, το  δεν θα ήταν Hurwitz, όπως είχαμε αρχικά υποθέσει. Συνεπώς , . Παρατηρώντας τους συντελεστές του πολυωνύμου  έχουμε  και , οπότε βάσει του Θεωρήματος Stodola, το  δεν είναι Hurwitz, άτοπο. Ομοίως, θεωρώντας  προκύπτει ότι το πολυώνυμο  δεν είναι Hurwitz, άτοπο.

(β) Έστω ότι η δεύτερη ανισότητα ισχύει στο  με το ίσον, δηλαδή έστω . Τότε λόγω της (4.2) υπάρχει  τέτοιο ώστε:

και

Συνεπώς

, δηλαδή κάποιος κυρτός συνδυασμός των δύο πολυωνύμων Hurwitz  και  έχει ρίζα επί του φανταστικού άξονα, άτοπο λόγω του Πορίσματος 1 αφού τα δύο άνωθι πολυώνυμα έχουν το ίδιο άρτιο μέρος.

(γ) Έστω ότι η τρίτη ανισότητα ισχύει στο  με το ίσον, δηλαδή έστω. Τότε λόγω της (4.2) υπάρχει  τέτοιο ώστε:

και .

Συνεπώς

, δηλαδή κάποιος κυρτός συνδυασμός των δύο πολυωνύμων Hurwitz  και  έχει ρίζα επί του φανταστικού άξονα, άτοπο λόγω του Πορίσματος 1 αφού τα δύο άνωθι πολυώνυμα έχουν το ίδιο άρτιο μέρος.

(δ) Έστω ότι η τέταρτη ανισότητα ισχύει στο  με το ίσον, δηλαδή έστω . Τότε λόγω της (4.1) υπάρχει  τέτοιο ώστε:

και .

Συνεπώς

, δηλαδή κάποιος κυρτός συνδυασμός των δύο πολυωνύμων Hurwitz  και  έχει ρίζα επί του φανταστικού άξονα, άτοπο λόγω του Πορίσματος 1 αφού τα δύο άνωθι πολυώνυμα έχουν το ίδιο περιττό μέρος.

(ε) Έστω ότι η πέμπτη ανισότητα ισχύει στο  με το ίσον, δηλαδή έστω  . Τότε λόγω της (4.1) υπάρχει  τέτοιο ώστε:

και

Συνεπώς

, δηλαδή κάποιος κυρτός συνδυασμός των δύο πολυωνύμων Hurwitz  και  έχει ρίζα επί του φανταστικού άξονα, άτοπο λόγω του Πορίσματος 1 αφού τα δύο άνωθι πολυώνυμα έχουν το ίδιο περιττό μέρος.

Επομένως αποδείξαμε ότι αν τα τέσσερα πολυώνυμα Kharitonov είναι Hurwitz, τότε

,  , .                                                                                     (6)

δηλαδή το  δεν μπορεί να έχει φανταστική ρίζα.

Θα αποδείξουμε ευθύς αμέσως (και πάλι με απαγωγή σε άτοπο) ότι αν το πολυώνυμο  είναι Hurwitz, τότε το  δεν μπορεί να έχει ρίζα στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο. Έστω ότι υπάρχει  και  τέτοια ώστε  και .

Θεωρούμε την μονοπαραμετρική οικογένεια πολυωνύμων

, όπου .

Προφανώς είναι:

και   (πολυώνυμο με ριζα στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο).

Οι ρίζες  του πολυωνύμου  είναι συνεχείς συναρτήσεις του ψ.

Είναι  , οπότε .

Ακόμη  αφού το  είναι Hurwitz.

Επομένως, λόγω της συνέχειας των ριζών , υπάρχει  τέτοιο ώστε  ή ισοδύναμα , άτοπο λόγω της (6) διότι προφανώς . Άρα το  δεν μπορεί να έχει ρίζα ούτε επί του φανταστικού άξονα ούτε στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο.

Συμπερασματικά, αν τα τέσσερα πολυώνυμα Kharitonov  ,  είναι Hurwitz, τότε και κάθε πολυώνυμο της οικογένειας  θα είναι Hurwitz.

Μέρος Τέταρτο: Δεύτερη Απόδειξη του Θεωρήματος Kharitonov

Στο τέταρτο μέρος της εργασίας θα αποδείξουμε με ένα δεύτερο τρόπο ότι εάν τα τέσσερα πολυώνυμα Kharitonov είναι ευσταθή, τότε  ,  , , δηλαδή το  δεν μπορεί να έχει ρίζα πάνω στο φανταστικό άξονα.

Η απόδειξη θα γίνει κάνοντας χρήση της Πρότασης 2, όπου:

(οπότε , , , )

και , , , .

Τότε προφανώς τα πολυώνυμα , , ,  είναι αντίστοιχα τα τέσσερα πολυώνυμα Kharitonov  ,  τα οποία είναι Hurwitz. Συνεπώς, βάσει του συμπεράσματος της Πρότασης 2, προκύπτει ότι το πολυώνυμο

είναι Hurwitz.

(Θεωρήσαμε  και  )

Επομένως  .

Όμως

(7)

Θέτουμε  και .

Τότε   και .

Προφανώς οι αριθμοί , ,  και  βρίσκονται εντός του ανοικτού διαστήματος  αφού έχουμε υποθέσει , , , .

Άρα η (7) γράφεται:

,

, ,.

Οι (5.1), (5.2) (που ισοδυναμούν με ) μπορούν να ισχύουν μόνον εάν  ή . Εξετάζουμε τις ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις:

(α) Έστω . Τότε

.

Υποθέτουμε ότι . Προκύπτει ,

δηλαδή , άτοπο γιατί το  είναι Hurwitz ως πολυώνυμο Kharitonov. Άρα , οπότε οι (5.1), (5.2) δεν ισχύουν.

(β) Έστω  . Τότε

.

Υποθέτουμε ότι . Προκύπτει ,

δηλαδή , άτοπο γιατί το  είναι Hurwitz ως πολυώνυμο Kharitonov. Άρα , οπότε οι (5.1), (5.2) δεν ισχύουν.

(γ) Έστω  . Τότε

.

Υποθέτουμε ότι . Προκύπτει ,

δηλαδή , άτοπο γιατί το είναι Hurwitz ως πολυώνυμο Kharitonov. Άρα , οπότε οι (5.1), (5.2) δεν ισχύουν.

(δ) Έστω  . Τότε

.

Υποθέτουμε ότι . Προκύπτει ,

δηλαδή , άτοπο γιατί το είναι Hurwitz ως πολυώνυμο Kharitonov. Άρα , οπότε οι (5.1), (5.2) δεν ισχύουν.

Επομένως οι (5.1), (5.2) δεν ισχύουν  και .

Αποδείξαμε δηλαδή ότι αν τα τέσσερα πολυώνυμα Kharitonov είναι ευσταθή, τότε

,  , , δηλαδή το  δεν μπορεί να έχει φανταστική ρίζα.

Η ολοκλήρωση της απόδειξης του θεωρήματος (δηλαδή η απόδειξη ότι το  δεν μπορεί να έχει ρίζα ούτε στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο) γίνεται χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της συνέχειας των ριζών  του πολυωνύμου  (βλ. τέλος Τρίτου Μέρους – σελίδα 24).

# Μέρος Πέμπτο: Προσδιορισμός της μέγιστης μεταβολής των συντελεστών του πολυωνύμου  φ(s,α(τ))

Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος της εργασίας εξετάζουμε πόσο μπορούν να μεταβληθούν οι συντελεστές ,  της οικογένειας πολυωνύμων   ώστε κάθε πολυώνυμο της άνωθι οικογένειας να παραμένει Hurwitz. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θεωρούμε ότι το , όπου [… με ,  είναι Hurwitz. Στη συνέχεια ορίζουμε το διάνυσμα [   … με ,  το οποίο υποθέτουμε μη μηδενικό. Προφανώς , .  Απο τα παραπάνω προκύπτει  και , . Έτσι η ανισότητα  γράφεται ,  και επομένως το σύνολο  ισοδυναμεί με , .

Η μεταβολή των συντελεστών ,  πραγματοποιείται με την εισαγωγή της παραμέτρου  () εις τρόπον ώστε:

{, }

Προφανώς ,  και [   … .

Το πρόβλημα έγκειται στην εύρεση της ελάχιστης τιμής του  (έστω ) για την οποία το πολυώνυμο θα γίνει οριακά ασταθές, δηλαδή θα αποκτήσει φανταστική ρίζα. Τότε   και , κάθε πολυώνυμο της οικογένειας  δεν θα έχει καμία φανταστική ρίζα.

Υπενθυμίζεται (βλ. Τρίτο Μέρος) ότι μέτα απο αναδιάταξη των συνιστωσών είναι , όπου  και . Ομοίως ,  και . Ορίζουμε τα παρακάτω σύνολα:

{, }

{, }

Προφανώς  και

Είδαμε στο Τρίτο Μέρος ότι θέτοντας  στο προκύπτει:

.

Έστω οτι το  έχει φανταστική ρίζα, δηλαδή έστω ότι  τέτοιο ώστε . Τότε

τέτοια ώστε

τέτοια ώστε}

,, τ.ώ.:}

(8)

Με βάση το βοηθητικό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού (BP) που είδαμε στο Τρίτο Μέρος και ειδικότερα τη σχέση (1.8) οι λύσεις  , ,  και   των τεσσάρων αυτών προβλημάτων είναι οι εξής:

,  ,  ,

ή ισοδύναμα:

,   ,

,   .

Θέτοντας  και  προκύπτει:

, , , .

Επομένως οι δύο πρώτες ανισότητες της (8) γράφονται:

και θέτοντας  προκύπτει:

.

Οι δύο τελευταίες ανισότητες της (8) γράφονται:

Σημείωση: Στα παραπάνω θεωρήσαμε ότι αν , τότε .

Επομένως η (8) γράφεται ισοδύναμα:

(9)

Αναζητούμε την ελάχιστη τιμή του , ή ισοδύναμα του  (έστω ) για την οποία ισχύουν οι δύο ανισότητες της (9) και συνεπώς θεωρούμε το πρόβλημα:

: (P3)

Η ύπαρξη του  είναι εξασφαλισμένη, διότι διαφορετικά όλα τα πολυώνυμα της οικογένειας   θα ήταν Hurwitz και , άτοπο. Άρα το  υπάρχει και έχει πεπερασμένη τιμή.

Πρόταση 3: Έστω ότι το  είναι Hurwitz και . Ας είναι  το γενικό ελάχιστο του προβλήματος (P3) και . Τότε  και , κάθε πολυώνυμο της οικογένειας  δεν θα έχει φανταστική ρίζα.

Απόδειξη: Η παραπάνω πρόταση είναι άμεση συνέπεια του ορισμού του γενικού ελαχίστου, της σχέσης (9) και των ισοδυναμιών της σελίδας 29.

Θεώρημα 6: Αν το  είναι Hurwitz,  και , τότε κάθε πολυώνυμο της οικογένειας  με  θα είναι Hurwitz.

Απόδειξη: Αρκεί να δείξουμε ότι το  δεν μπορεί να έχει ρίζα στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο. Αυτό αποδεικνύεται με τον ίδιο τρόπο που αναπτύχθηκε στο τέλος του Τρίτου Μέρους της εργασίας αν αντικαταστήσουμε το  με το . Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε την Πρόταση 3 για να καταλήξουμε και πάλι σε άτοπο.

Προσδιορισμός του γενικού ελαχίστου  του προβλήματος (P3)

Επιστρέφοντας στο (P3), θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια έναν τρόπο προσδιορισμού του γενικού ελαχίστου  αυτού του προβλήματος. Ως γνωστόν, οι συνθήκες Kuhn-Tucker σε οποιοδήποτε τοπικό ελάχιστο  του (P3) είναι οι εξής:

(10.1)

(10.2)

(10.3)

(10.4)

(10.5)

(10.6)

(10.7)

(10.8)

Διακρίνουμε τις ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις:

(α) Έστω ότι  και . Άτοπο λόγω της (10.1).

(β) Έστω ότι και . Τότε από την (10.1) προκύπτει  και , ενώ η (10.5) δίνει:

.                                                                                                    (11.1)

Η (10.2) λόγω της (11.1) γράφεται:

.

Συνεπώς

είτε                                                                                                      (11.2)

είτε                      (11.3)

Θέτουμε  , οπότε

όπου .

Άρα η (11.3) γράφεται:

(11.4)

και εκ των (11.2), (11.4) προκύπτει ότι:

είτε                                                                                                                      (12.1)

είτε                                                                                                       (12.2)

είτε                                           (12.3)

Ας είναι οι πραγματικές ρίζες των (12.1), (12.2) και (12.3). Έστω ακόμη

(13.1)  και

(13.2)

Τότε, αν υπάρχουν, τα  ικανοποιούν τις (10.1) έως (10.8).

Τα παραπάνω απλοποιούνται περαιτέρω διότι οι ρίζες της (12.2) δε χρειάζεται να περιληφθούν στον υπολογισμό των (13.1) και (13.2). Πράγματι, αν  είναι μια ρίζα της (12.2) τότε ο περιορισμός του προβλήματος της (13.1) συνεπάγεται είτε  (περιλαμβάνεται στην (12.1)), είτε . Τότε όμως , δηλαδή το  έχει φανταστική ρίζα, άτοπο γιατί έχουμε υποθέσει ότι είναι Hurwitz.

Άρα ο υπολογισμός των (13.1) και (13.2) γράφεται απλούστερα ως εξής:

Ας είναι οι πραγματικές ρίζες της (12.3)  και . Έστω ακόμη

(14.1)

και

(14.2)

Τότε, αν υπάρχουν, τα  ικανοποιούν τις (10.1) έως (10.8). Επιπλέον, δεν υπάρχουν άλλα  που να ικανοποιούν τις παραπάνω σχέσεις με ,  και .

(γ) Έστω ότι και. Τότε από την (10.1) προκύπτει  και, ενώ η (10.6) δίνει:

(15.1)

Η (10.2) λόγω της (15.1) γράφεται:

Συνεπώς

είτε                                                                                                  (15.2)

είτε         (15.3)

Είναι  και , οπότε

και

όπου.

Άρα η (15.3) γράφεται:

, δηλαδή

(15.4)

και εκ των (15.2) και (15.4) προκύπτει ότι:

είτε                                                                                                                      (16.1)

είτε                                                                                                        (16.2)

είτε                                               (16.3)

Ας είναι οι πραγματικές ρίζες των (16.1), (16.2) και (16.3). Έστω ακόμη

(17.1)

και

(17.2)

Τότε, αν υπάρχουν, τα  ικανοποιούν τις (10.1) έως (10.8).

Τα παραπάνω απλοποιούνται περαιτέρω διότι οι ρίζες της (16.2) δε χρειάζεται να περιληφθούν στον υπολογισμό των (17.1) και (17.2). Πράγματι, αν  είναι μια ρίζα της (16.2) τότε ο περιορισμός του προβλήματος της (17.1) συνεπάγεται , ή ισοδύναμα , δηλαδή το  έχει φανταστική ρίζα, άτοπο γιατί έχουμε υποθέσει ότι είναι Hurwitz.

Άρα ο υπολογισμός των (17.1) και (17.2) γράφεται απλούστερα ως εξής:

Ας είναι οι πραγματικές ρίζες της (16.3) και . Έστω ακόμη

(18.1)

και

.                                                                                                (18.2)

Τότε, αν υπάρχουν, τα  ικανοποιούν τις (10.1) έως (10.8). Επιπλέον, δεν υπάρχουν άλλα  που να ικανοποιούν τις παραπάνω σχέσεις με ,  και .

(δ) Έστω ότι και. Τότε από την (10.1) προκύπτει  ή/και, δηλαδή

Οι (10.5) και (10.6) δίνουν:

(19.1)

(19.2)

Διακρίνουμε δύο υποπεριπτώσεις:

(i) Αν , τότε από την (19.1) έχουμε:

(19.3)

και η (19.2) τότε γράφεται:

(19.4)

(ii) Αν, τότε από την (19.2) έχουμε:

(19.5)

και η (19.1) τότε γράφεται όπως η (19.4).

Άρα σε κάθε περίπτωση ((i) ή (ii)), τα πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση (19.4).

Τότε τα  και  υπολογίζονται σαν λύσεις των (10.1) και (10.2), οι οποίες είναι της μορφής:

(10.1)΄

(10.2)΄

όπου ,

,

και

.

Είναι  ή/και , επομένως

(20.1)

Ακόμη, αφού  και, από την (10.2)΄ συμπεραίνουμε ότι

(20.2)

Μάλιστα αν και μόνο αν .

Η (19.4), γραφόμενη ως διαφορά τετραγώνων, δίνει τις δύο ακόλουθες σχέσεις:

(21.1)

(21.2)

Ας είναι οι πραγματικές ρίζες της (21.1) ή της (21.2). Έστω ακόμη

αν                                                  (21.3)

και     αν                                                   (21.4)

Με βάση τους ορισμούς των  και  και λόγω των (11.2), (11.4), (15.2) και (15.4), η  (20.2) γράφεται:

(22)

Έστω { : ισχύει η (22) με }

και . Τότε, αν υπάρχουν, τα  ικανοποιούν τις (10.1) έως (10.8). Επιπλέον, δεν υπάρχουν άλλα  που να ικανοποιούν τις παραπάνω σχέσεις με ,  και.

Συλλέγοντας τα αποτελέσματα των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) συμπεραίνουμε ότι το γενικό ελάχιστο του προβλήματος (P3) είναι το .

Απλοποίηση του τρόπου προσδιορισμού του γενικού ελαχίστου

Στη συνέχεια θα απλοποιήσουμε την παραπάνω διαδικασία οργάνωσης υπολογισμού  του  και θα αποδείξουμε ότι αρκεί να εξετάσουμε μόνο την (τελευταία) περίπτωση (δ) προκειμένου να προσδιορίσουμε το γενικό ελάχιστο  του προβλήματος (P3).

Έστω ότι το  είναι γενικό ελάχιστο του παραπάνω προβλήματος. Θα αποδείξουμε ότι υπάρχουν  τέτοια ώστε οι σχέσεις (10.3) και (10.4) να ισχύουν με το ίσον. Πράγματι, από την (10.1) προκύπτει  ή/και , οπότε οι (10.5) και (10.6) συνεπάγονται ότι η (10.3) ή/και η (10.4) ισχύουν με το ίσον.

Εξετάζουμε τις δύο ακόλουθες περιπτώσεις:

(Α) Έστω ότι στο  η (10.3) ισχύει με το ίσον, ενώ η (10.4) είναι αυστηρή ανισότητα, δηλαδή

(23.1)

και                                                              (23.2)

Η (23.1) γράφεται:

ή                                                           (24.1)

Η (23.2) γράφεται:

τέτοιο ώστε

(24.2)

Διακρίνουμε δύο υποπεριπτώσεις:

(A1) Έστω ότι στην (24.1) ισχύει , δηλαδή

(24.3)

Οι (24.2) και (24.3) δίνουν

(25)

όπου .

Άρα υπάρχει  τέτοιο ώστε το  να μην είναι Hurwitz. Τότε τουλάχιστον ένα από τα  και  δεν είναι Hurwitz, όπου  και . Πράγματι, αν τα  και , που έχουν το ίδιο άρτιο μέρος, ήταν Hurwitz, τότε σύμφωνα με το Πόρισμα 1, το  θα ήταν Hurwitz  για κάθε , άτοπο λόγω της (25).

Χωρίς βλάβη της γενικότητας, ας θεωρήσουμε ότι το  δεν είναι Hurwitz (στην άλλη περίπτωση η απόδειξη τροποποιείται με προφανή τρόπο). Θα αποδείξουμε ότι υπάρχει  τέτοιο ώστε . Έστω ότι το έχει μια ρίζα   με , δηλαδή . Ας είναι , όπου το  είναι θετικό και αρκετά μικρό. Έστω ακόμη . Προφανώς . Λόγω της συνέχειας των ριζών του πολυωνύμου , για  θετικό και αρκετά μικρό, το  θα έχει μια ρίζα με θετικό πραγματικό μέρος. Επομένως, αφού το  είναι Hurwitz, υπάρχει  και  τέτοια ώστε , δηλαδή το σημείο  ικανοποιεί τους περιορισμούς του προβλήματος (P3) και ισχύει . Άτοπο γιατί έχουμε υποθέσει ότι το  είναι γενικό ελάχιστο του παραπάνω προβλήματος.

Άρα το  έχει τουλάχιστον μια φανταστική ρίζα, έστω  για την οποία ισχύει . Επομένως

, δηλαδή η (10.3) ισχύει με το ίσον για  και

, δηλαδή η (10.4) ισχύει με το ίσον για .

(A2) Έστω ότι στην (24.1) ισχύει . Η απόδειξη είναι όμοια με αυτήν της περίπτωσης (Α1).

Συνεπώς η περίπτωση (β) που διερευνήθηκε προηγουμένως είναι περιττό να εξετασθεί σαν ξεχωριστή περίπτωση διότι, για κάθε  που εμπίπτει σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει  τέτοιο ώστε το  να εμπίπτει στην περίπτωση (δ).

(Β) Έστω ότι στο  η (10.4) ισχύει με το ίσον, ενώ η (10.3) είναι αυστηρή ανισότητα. Η απόδειξη είναι όμοια με αυτήν της περίπτωσης (Α), από την οποία συνάγουμε ότι και η περίπτωση (γ) που διερευνήθηκε προηγουμένως είναι περιττό να εξετασθεί σαν ξεχωριστή περίπτωση.

Συμπερασματικά, το πρόβλημα προσδιορισμού του γενικού ελαχίστου  του προβλήματος (P3) απλοποιείται σε σημαντικό βαθμό αφού είναι αρκετό να εξετασθεί μόνο η περίπτωση (δ) που αναπτύχθηκε προηγουμένως.

## Αριθμητικό Παράδειγμα

Το αριθμητικό παράδειγμα που παρατίθεται στη συνέχεια διασαφηνίζει τον παραπάνω τρόπο προσδιορισμού του γενικού ελαχίστου του προβλήματος (P3).

Έστω το πολυώνυμο πέμπτου βαθμού με διάνυσμα συντελεστών το  7 5 10 3 , δηλαδή .

Οι ρίζες του παραπάνω πολυωνύμου είναι:

,  και ,

απ’ όπου συμπεραίνουμε οτι είναι Hurwitz. Επιπλέον , όπου

,   και  .

Ακόμη , όπου

και , οπότε , όπου .

Ορίζουμε     1.25  2.5  0.75  ,δηλαδή

και  .

Τότε η σχέση (21.1) γράφεται:

(26.1)

Οι ρίζες της (26.1) είναι:

, , ,  και .

Έχοντας υποθέσει ότι , δεκτές είναι οι ρίζες  εώς .

Ομοίως η σχέση (21.2) γράφεται:

(26.2)

Οι ρίζες της (26.2) είναι:

, , , , ,

, ,  και .

Και σε αυτήν την περίπτωση δεκτές είναι οι πραγματικές ρίζες  εώς .

Συγκεντρωτικά, οι πραγματικές ρίζες των (21.1) και (21.2) είναι:

, , , , ,

και .

Συμβολίζουμε με  το αριστερό μέλος της σχέσης (22). Είναι:

.

Είναι , , , , δηλαδή η (22) ισχύει για όλες της πραγματικές ρίζες των (21.1) και (21.2).

Επιπλέον   και επομένως τα  που αντιστοιχούν στα παραπάνω  δίνονται από τη σχέση (21.3).

Είναι , ,  και .

Αναζητούμε την ελάχιστη τιμή του  () και επομένως

, ή ισοδύναμα .

Επιπλέον

και  .

Άρα, βάσει του Θεωρήματος 6, κάθε πολυώνυμο της οικογένειας

, με

είναι Hurwitz.

Πράγματι, ας πάρουμε το πολυώνυμο

.

Οι ρίζες του παραπάνω πολυωνύμου είναι:

,  και ,

απ’ όπου συμπεραίνουμε οτι είναι Hurwitz.

## Συμπεράσματα

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ασχοληθήκαμε με το θέμα της ευστάθειας μιας οικογένειας πολυωνύμων, των οποίων οι συντελεστές δύνανται να μεταβάλλονται μεταξύ δύο ακραίων θετικών τιμών.

Πιο συγκεκριμένα, δώσαμε δύο εναλλακτικές αποδείξεις του Θεωρήματος Kharitonov σύμφωνα με το οποίο αρκεί να εξετασθεί η ευστάθεια τεσσάρων μόνο πολυωνύμων προκειμένου να αποφανθούμε για όλη την οικογένεια. Η καινοτομία αυτής της εργασίας συνίσταται στην προσέγγιση και απόδειξη του παραπάνω θεωρήματος μέσω των συνθηκών Kuhn-Tucker για ένα πρόβλημα ελαχίστου με ανισοτικούς περιορισμούς.

Στη συνέχεια παρουσιάσαμε έναν τρόπο προσδιορισμού της μέγιστης μεταβολής των συντελεστών μιας οικογένειας πολυωνύμων ώστε κάθε πολυώνυμο αυτής να παραμένει ευσταθές κάνοντας και πάλι χρήση των συνθηκών Kuhn-Tucker.

Τέλος, απλοποιήσαμε περαιτέρω τη διαδικασία οργάνωσης υπολογισμού που είχε προηγηθεί, παραθέτοντας ταυτόχρονα και ένα αριθμητικό παράδειγμα που διασαφηνίζει και καθιστά πιο κατανοητά τα παραπάνω αποτελέσματα.

## Βιβλιογραφία

[1] Ν.Γ. Μαράτος  “Τεχνικές Βελτιστοποίησης”  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

[2] V.L. Kharitonov  “Asymptotic stabity of an equilibrium position of a family of systems of linear differential equations”  Differential’nye Uraveniya, Vol. 14, pp. 1483-1485, 1978.

[3] S. Bialas and J. Garloff  “Convex combinations of stable polynomials”  J.Franklin Institute,  Vol. 319,  pp. 373-377, 1985.

[4] J.C. Willems and R. Tempo  “The Kharitonov Theorem with degree drop”  IEEE Trans. Automat. Control,  Vol. 44, No 11, November 1999.

[5] I.R. Petersen,  “A class of stability regions for which a Kharitonov-like Theorem holds”  IEEE Trans. Automat. Control,  Vol. 34, No 10, October 1989.

[6] I.R. Petersen,  “A new extension to Kharitonov’s Theorem”  IEEE Trans. Automat. Control,  Vol. 35, No 7, July 1990.

[7] Y.C Soh and Y.K Foo  “Generalization of strong Kharitonov Theorems to the left sector”  IEEE Trans. Automat. Control,  Vol. 35, No 12, December 1990.

[8] Y.C Soh and Y.K Foo  “Kharitonov regions: It suffices to check a subset of vertex polynomials”  IEEE Trans. Automat. Control,  Vol. 36, No 9, September 1991.

[9] Y.K Foo and Y.C Soh  “Strong Kharitonov Theorems for low-order polynomials”  IEEE Trans. Automat. Control,  Vol. 37, No 11, November 1992.

[10] Y.K Foo and Y.C Soh  “Damping margins of interval polynomials”  IEEE Trans. Automat. Control,  Vol. 35, No 4, April 1990.

[11] Y.K Foo and Y.C Soh  “A generalization of strong Kharitonov Theorems to polytopes of polynomials”  IEEE Trans. Automat. Control,  Vol. 35, No 8, August 1990.

[12] K.S. Yeung and S.S. Wang  “A simple proof of Kharitonov’s Theorem”  IEEE Trans. Automat. Control, Vol. AC-32, No 9, September 1987.

[13] T. Auba and Y. Funahashi  “A note on Kharitonov’s Theorem”  IEEE Trans. Automated Control, Vol. 38, No 4, April 1993.

[14] Διπλωματική Εργασία του Αγαθοκλέους Δημητρίου: “Το Θεώρημα Kharitonov”  Ιούνιος 2005.

[15] J.F. Bonnans, J.C Gilbert, C. Lemareshal and C.A. Sagastizabal “Numerical Optimization” , Springer 2003.

[16] S. Dasgupta  “Kharitonov’s Theorem revisited”  Systems & Control Letters 11 (1988) 381-384  North-Holland

[17] N.K Bose and Y.Q Shi  “A simple general proof of Kharitonov’s generalized stability criterion”  IEEE Trans. Circuits Syst. Vol. CAS-34, No 8, October 1987.

[18] Y.C Soh, L. Xie and Y.K Foo  “Maximal perturbation bound for perturbed polynomials with roots in the left sector”  IEEE Trans. Circuits Syst. Fundamental Theory And Applications, Vol. 41, No 4, April 1994.

# Text boxes

## Εναλλακτικές Αποδείξεις και Επέκταση του

Θεωρήματος Kharitonov

### Κωνσταντίνος Ι. Τάκος

### Κωνσταντίνος Ι. Τάκος

Εναλλακτικές Αποδείξεις και Επέκταση του

Θεωρήματος Kharitonov

............................

Ν. Γ. Μαράτος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Κ. Σ. Τζαφέστας

Λέκτορας Ε.Μ.Π.

............................

Τ. Γ. Κουσιουρής

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

...................................

Κωνσταντίνος Ι. Τάκος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Κωνσταντίνος Ι. Τάκος, 2006
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.