|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων Και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Περικλής  Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούλιος 2006

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικων Βιομηχανικων Διαταξεων Και Συστηματων Αποφασεων |
| --- | --- |

Επιβλέπων :	Περικλής Δ. Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 21η  Ιουλίου 2006

Αθήνα,Ιούλιος 2006

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ABSTRACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ΟΡΙΣΜΟΙ ΛΕΞΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ..5

- ΒΑΣΙΚA ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .6

- ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ      ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  - Η θερμική διάτρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

  - Η ηλεκτρική διάτρηση. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .17

- Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ(ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  - Γενικά περί μερικών εκκενώσεων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 21

  - Η τεχνητή γήρανση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .22

  - Τα ισοδύναμα κυκλώματα των μερικών εκκενώσεων . . . . . . . . .  . . . . . 23

  - Παράδειγμα ερμηνείας παλμογραφημάτων των μερικών εκκενώσεων μέσω των ισοδύναμων ηλεκτρικών κυκλωμάτων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  - Μια ερμηνεία του ισοδύναμου κυκλώματος των μερικών εκκενώσεων κατά Gemant και Philipoff, μέσω σύγκρισης της ηλεκτρικής καταπόνησης με τη μηχανική καταπόνηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  - Η θερμοχημική διάτρηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ . . 29

## Ο συνδυασμός της θερμότητας του περιβάλλοντος μέσου με τους άλλους παράγοντες γήρανσης και διάτρησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

## Ο συνδυασμός των μερικών εκκενώσεων με τους άλλους παράγοντες γήρανσης και διάτρησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

  - Ο συνδυασμός των τεσσάρων βασικών παραγόντων γήρανσης και διάτρησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ . . . . . . .46

- ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ . .  . 50

- Η ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .53

  - Φαινόμενα προ της διάσπασης των στερεών μονωτικών υλικών. . . .  . . 54

  - Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη διάτρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

  - Θεωρητική προσέγγιση του ιονισμού με κρούσεις προ και κατά τη διάτρηση    στερεών μονωτικών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .61

  - Φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά την επιφανειακή διάσπαση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

- ΈΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  - Κύκλωμα μέτρησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .69

  - Περιγραφή διεξαγωγής των μετρήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

  - Απαραίτητες σχέσεις για την επεξεργασία των μετρήσεων. . . . . . . . . . . 72

- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της στατιστικής έρευνας των μερικών εκκενώσεων στο ηλεκτρομονωτικό υλικό Pertinax, υπό κρουστικές τάσεις στον αέρα και της καταγραφής των αλμάτων δυναμικού.

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη των φαινομένων της γήρανσης και της διάτρησης σε στερεά μονωτικά υλικά, βασικοί παράγοντες των οποίων είναι: οι απώλεις Joule, οι μερικές εκκενώσεις, οι δυνάμεις Coulomb και η θερμότητα του περιβάλλοντος. Εμείς εφαρμόζαμε, με διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα(δηλ.σε ανομοιογενές πεδίο), κρουστική τάση της μορφής 1,2/50μs στο βιομηχανικό υλικό Pertinax και, όπως θα περιμέναμε από τη μακροσκοπική θεωρία, παρατηρήσαμε τις μερικές εκκενώσεις,οι οποίες γίνονται εμφανείς από τα άλματα δυναμικού. Βέβαια αν δούμε το φαινόμενο σε μικροσκοπική κλίμακα και σύμφωνα με τη κβαντομηχανική θεωρία, ο ιονισμός με κρούσεις, που γίνεται κατά τις μερικές εκκενώσεις, έχει σαν αποτέλεσμα τη παραγωγή ελεύθερων ηλεκτρονίων και την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτή έγινε εμφανής, κάποιες φορές, υπό τη μορφή φωτεινής ακτινοβολίας.

Μετά την εφαρμογή πολλών επιπέδων τάσης, παρατηρήθηκαν επιφανειακές διαταραχές στην επιφάνεια του υλικού, κυρίως γύρω από την ακίδα(υπό τη μορφή δενδρίτη). Μετά το επίπεδο τάσης των 19kV, παρατηρήσαμε το φαινόμενο της διάσπασης, το οποίο συνοδεύεται από έντονη έκλαμψη και δυνατό θόρυβο.Είναι εκείνο το σημείο της τάσης για το οποίο τα ελεύθερα ηλεκτρόνια έχουν βρεί μια αγώγιμη διαδρομή ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια, και πλέον πρέπει να αυξήσει κανείς την τάση για να παρατηρήσει πάλι το φαινόμενο- εμείς ‘αποθανατίσαμε’ τις διασπάσεις εως τα 21kV.

Τέλος, βρίσκοντας τα ΔV των αλμάτων δυναμικού, έγινε προσπάθεια εκτίμησης άλλων παραμέτρων, όπως της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε και της αύξησης της ενέργειας ΔW.

ABSTRACT

This thesis was realized in the context of a statistic investigation concerning partial electrical discharges in the insulating material Pertinax, under impact stress on air and the record of distinctive potential steps.

The purpose of this thesis is to investigate aging and breakdown phenomena in solid insulating materials, which are caused by factors like: Joule losses, partial discharges, Coulomb forces and the temperature of the surrounding environment. We used a combination of tip-plate electrodes (which induce a non-homogenous electrostatic field) and applied impact voltage of 1,2/50μs on the industrial material Pertinax and as we would expect from Microscopic Theory, we observed the partial discharges, which are manifested from the potential step. According to Microscopic and Quantum Mechanics Theory, the impact ionization that takes place during the partial discharges results in the production of free electrons and radiation. This was manifested, sometimes, in the form of visible radiation.

After the application of several voltage levels we observed surface perturbations on the material mainly around the pin. Beyond the voltage level of 19kV we observed the phenomenon of dissosiation, which is followed by intense lighting and loud noise. In that level of voltage, a conducting path between the two electrodes is formed – beyond that point we need to augment the voltage in order to repeat the phenomenon. In our case, we observed the dissosiation until the voltage level of 21kV. As a result of bursting, the material exceed the limits of its dielectric strength and loses its insulating ability.

Finally, after calculating the magnitude of the jump potential we attempted to estimated other parameters, such as electric field and the increase in electron energy.

# ΟΡΙΣΜΟΙ ΛΕΞΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Διάσπαση είναι η αγώγιμη σύνδεση μεταξύ δύο μονωμένων ηλεκτροδιών μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης. Όταν η διάσπαση συμβαίνει με εκκένωση επί της επιφάνειας ενός στερεού μονωτικού λέγεται επιφανειακή διάσπαση.

- Υπερπήδηση είναι η διάσπαση στο περιβάλλον μέσο ενός στερεού μονωτικού, λόγω μείωσης της απόστασης μόνωσης του στερεού μονωτικού από αγώγιμες ξένες επικαθίσεις στην επιφάνειά του(όπως π.χ. συμβαίνει σε ρυπασμένους μονωτήρες).

- Διάτρηση είναι η διάσπαση μέσω του όγκου ενός στερεού μονωτικού υλικού.

- Διηλεκτρική αντοχή(Εd) ενός μονωτικού υλικού εντός ομογενούς πεδίου είναι το πηλίκο της ελάχιστης τιμής της τάσης για τη διάσπαση προς την απόσταση των ηλεκτροδίων.

- Όταν το εφαρμοζόμενο πεδίο σε μια διάταξη ηλεκτροδίων, ξεπεράσει κάποια τιμή τάσης, τότε παύει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των εσκούμενων δυνάμεων Coulomb και εκδηλώνονται περιορισμένης έκτασης εκκενώσεις, που ονομάζονται μερικές εκκενώσεις.

- Κρουστική τάση είναι τάση κεραυνικής μορφής: 1,2/5μs, 1,2/50μs, 1,2/200μs και 250/2500μs.

- Μονωτικά υλικά είναι τα υλικά που παρέχουν θερμική και ηλεκτρική μόνωση κατά τη χρήση τους.

# Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των ηλεκτρομονωτικών υλικών

Η ανάγκη για την αξιόπιστη διαχρονική συμπεριφορά των διαφόρων μονωτικών υλικών σε μία κατασκευή υψηλών τάσεων έχει οδηγήσει σε ορισμένα βασικά κριτήρια αξιολόγησής τους, τα οποία δεν αφορούν μόνο τις ηλεκτρικές (ή διηλεκτρικές) ιδιότητές τους, άλλα και άλλες ιδιότητες, που πρέπει να έχουν, ανάλογα με την κατασκευή, όπως π.χ.: η θερμική αντοχή κατά την απαγωγή των απωλειών Joule των αγωγών, η ψυκτική ικανότητα κατά τη σβέση του ηλεκτρικού τόξου σε διακόπτες, η μηχανική αντοχή των μονωτήρων (π.χ. λόγω του βάρους της γραμμής), η αντοχή κατά την εκδήλωση βραχυκυκλώματος, κλπ. Τα κριτήρια αυτά είναι :

## 1) H διηλεκτρική αντοχή

Η διηλεκτρική αντοχή (Εd) είναι ένας ορισμός για την αξιολόγηση των μονωτικών υλικών, μέσω της ελάχιστης τιμής της πεδιακής για τη διάσπαση εντός ομογενούς πεδίου.

## 2) Η σχετική διηλεκτρική σταθερά

Η σχετική διηλεκτρική σταθερά (εr) δίνει το πόσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα μίας διάταξης συγκριτικά προς εκείνη στο κενό ή στον αέρα.

Οι σχετικές διηλεκτρικές σταθερές των διαφόρων μονωτικών, που συνθέτουν μία μόνωση (π.χ. περιελίξεις μετασχηματιστών και μονώσεις καλωδίων), θα πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο, ώστε να εξομαλύνεται το πεδίο στις διαχωριστικές επιφάνειές τους, για να μη διευκολύνεται η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων.

Ο συνδυασμός του χαρτιού με το μονωτικό λάδι είναι μία μόνωση, που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην πράξη, γιατί :

α) τα δύο αυτά μονωτικά έχουν την ίδια περίπου σχετική διηλεκτρική σταθερά  με αποτέλεσμα να μη συμβαίνει ουσιαστικά διάθλαση των γραμμών στη διαχωριστική επιφάνειά τους, και

β) το λάδι εμποτίζει το χαρτί, ώστε να αποκλείεται έτσι η ύπαρξη του αέρα, ο οποίος μόνο προβλήματα θα μπορούσε να δημιουργήσει, λόγω της μικρής του διηλεκτρικής αντοχής (κυρίως βλάβες στην επιφάνεια του χαρτιού από μερικές εκκενώσεις ή διάσπασης σε φυσαλίδες του αέρα). Το θέμα αυτό και γενικότερα η συνεργασία του μονωτικού λαδιού με τα στερεά μονωτικά εξετάζονται εκτενέστερα σε επόμενα κεφάλαια.

Στον πίνακα 1-1 φαίνονται οι χαρακτηριστικές τιμές της διηλεκτρικής σταθεράς για τα περισσότερα γνωστά υλικά.

| Υλικό | εr | Υλικό | εr |
| --- | --- | --- | --- |
| Αέρας (κανονικές συθνήκες) | 1,000594 | Mikanit | 4-6 |
| Αέρας υγρός | 1,5 | Πάγος | 2-3 |
| Απεσταγμένο νερό | 8 | Pertinax | 4,8-5,4 |
| Bακελίτης | 3,5-8,2 | PVC | 4-6 |
| Condense | 4-8 | Plexiglas | 2,6-3,5 |
| Glimmer | 5-16 | Πορσελάνη | 5,5-6 |
| Γυαλί | 5-16 | Presspan | 2,5-3,4 |
| Θερμοπλαστικά συνθετικά | 2-5 | Ρητίνη | 2,2 |
| Λάδι μετασχηματιστών | 2-2,5 | SF6 |  | 1,002049 |
| Λάστιχο | 2,8-6,5 | Στεατίτης | 6,4 |
| Ξύλο | 2,5-6,5 | Χαλαζίας |  | 3-7 |

## Πίνακας 1-1: Σχετική διηλεκτρική σταθερά ορισμένων υλικών στους 20οC.

## 3) Ο συντελεστής απωλειών (tgδ)

Σε μία μόνωση, που παρεμβάλλεται μεταξύ ηλεκτροδίων με σκοπό τη δημιουργία ενός ηλεκτροστατικού πεδίου, υπάρχουν πάντοτε απώλειες ενέργειας, οι οποίες υπό εναλλασσόμενη τάση οφείλονται :

α) στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαρκή εναλλαγή της φοράς της ηλεκτρικής ροπής των δίπολων στο ρυθμό της εναλλαγής της πολικότητας της εναλλασσόμενης τάσης, και

β) στην πολύ μικρή ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα, που έχουν τα μονωτικά υλικά (σχήμα 1-1).

Έτσι, ο μονωτής έχει, εκτός από το χωρητικό ρεύμα ΙC και ένα ρεύμα διαρροής ΙR. Στην πράξη το ρεύμα διαρροής αυξάνει, γιατί η αγωγιμότητα του μονωτή γίνεται μεγαλύτερη, όπως συμβαίνει π.χ. κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων, και τη θερμική καταπόνηση του μονωτή από τις απώλειες των αγωγών.

Σχήμα 1-1 : Τάξη μεγέθους της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαφόρων κατηγοριών υλικών

Στο σχήμα 1-2 δίνεται το ισοδύναμο κύκλωμα ενός πυκνωτή C με ομοιογενές διηλεκτρικό και απώλειες (λόγω της αγωγιμότητάς του G).

Σχήμα 1-2 : Ισοδύναμο κύκλωμα ενός πυκνωτή C με απώλειες λόγω της αγωγιμότητας G του διηλεκτρικού του

Ο συντελεστής απωλειών :

(1-1)

είναι ένα κριτήριο αξιολόγησης του διηλεκτρικού (ή μίας μονωτικής διάταξης γενικότερα), γιατί δίνει πληροφορίες για την αγωγιμότητά του (σχήμα 1-3). Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό η tgδ αυξάνει εκθετικά με τη θερμοκρασία.

Σχήμα 1-3 : tgδ ορισμένων διηλεκτρικών

1 : σκληρό χαρτί, 2 : πορσελάνη

Οι απώλειες Joule (PW) στην αγωγιμότητα G είναι :

(1-2)

όπου PB η άεργος ισχύς (ισχύς στην χωρητικότητα C).

Αν υποθέσουμε ότι, ο παραπάνω πυκνωτής αποτελείται από δύο επίπεδες πλάκες διατομής Α σε απόσταση d και ότι ο μεταξύ τους χώρος καταλαμβάνεται από ένα μονωτικό με σχετική διηλεκτρική σταθερά ε, τότε η τιμή της χωρητικότητας C είναι :

(1-3)

Για την αγωγιμότητα G του παραπάνω πυκνωτή ισχύει η σχέση :

(1-4)

όπου σ η ειδική αγωγιμότητα του διηλεκτρικού. Για τις απώλειες του πυκνωτή αυτού ισχύει κατά τις σχέσεις 3-2 και 3-3 :

(1-5)

ή πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας με d :

(1-6)

όπου V o όγκος του διηλεκτρικού.

Αν θεωρήσουμε ότι ο στοιχειώδης όγκος dV μίας τυχαίας διάταξης ηλεκτροδίων είναι ένας μικρός πυκνωτής επιπέδων πλακών, τότε οι απώλειες Joule της διάταξης είναι :

(1-7)

Από την παραπάνω σχέση μπορεί να υπολογίσει κανείς εύκολα τις απώλειες Joule μίας μόνωσης. Για ένα καλώδιο π.χ. κυκλικής διατομής (με εξωτερική ακτίνα R2, ακτίνα του αγωγού R1 και μήκος l), που έχει ένα διηλεκτρικό ε πάχους R2-R1 έχουμε :

(1-8)

Οι απώλειες Joule του διηλεκτρικού του καλωδίου θα είναι επομένως:

(1-9)

## 4) Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

Τα ηλεκτρομονωτικά υλικά έχουν μία πολύ μικρή ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα (σχήμα 1-1), που εξαρτάται γενικά από τις συνθήκες λειτουργίας τους (τιμή της πεδιακής έντασης, θερμοκρασία, υγρασία, κλπ). Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι επομένως ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των διηλεκτρικών, γιατί εκφράζει τους ελεύθερους ηλεκτρικούς φορείς.

Η αύξηση της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα στερεά μονωτικά, σε τιμές πεδίου, που η καταπόνηση του διηλεκτρικού μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μόνο θερμική, δίνεται από την σχέση :

(1-10)

όπου : σ0 : η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα για διαφορά θερμοκρασίας θ ως προς το περιβάλλον

σ  : η αρχική ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

W : η ενέργεια ενεργοποίησης (ενέργεια για τη μεταφορά ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας)

k  : η σταθερά Bolzmann (1,37(10-23 Ws/°K)

T  : η απόλυτη θερμοκρασία

β  : ένας συντελεστής του υλικού (π.χ. για το presspan β(0,02)

Από έρευνες σε οργανικά στερεά μονωτικά συμπεραίνεται, ότι η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα αυξάνει απότομα με την ενέργεια των μερικών εκκενώσεων. Έχει διαπιστωθεί ότι η τιμή της πεδιακής έντασης είναι καθοριστική για την τιμή σ. Μία τιμή πεδιακής έντασης χαρακτηρίζεται ως χαμηλή όταν δεν εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις, ή έστω όταν οι μερικές εκκενώσεις συμμετέχουν μόνο στην αύξηση των απωλειών Joule. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω π.χ. του μεγάλου πάχους του διηλεκτρικού, ή της μικρής τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης.

Για μεγαλύτερες τιμές της πεδιακής έντασης από προηγουμένως, η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας οφείλεται κυρίως στις μερικές εκκενώσεις. Έχει διαπιστωθεί, ότι στην περίπτωση αυτή συμβαίνει ιονισμός με κρούσεις, όπως στα ιονισμένα αέρια  και ότι δεν ισχύει η σχέση 1-10.

Για την αύξηση της τιμής σ, από τις απώλειες του διηλεκτρικού και τις μερικές εκκενώσεις, έχει διατυπωθεί η σχέση :

(1-11)

όπου Ε η πεδιακή ένταση στο τμήμα του υλικού, που δεν εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις (το οποίο χαρακτηρίζεται ως υγιές τμήμα) και δ ένας συντελεστής, που εκφράζει τη συμμετοχή των ανομοιογενειών του υλικού στη διαμόρφωση της τιμής σ. Για το ομοιογενές υλικό είναι δ=0, διαφορετικά ισχύει δ>0.

H αγωγιμότητα τέλος των μονωτικών υλικών αυξάνει όταν προσβάλλονται με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ακτινοβολία Χ ειδικότερα μπορεί να μετατρέψει ένα μονωτή σε αγωγό. Φαίνεται ότι η ακτινοβολία προκαλεί διαχωρισμό των ηλεκτρονίων από τους μητρικούς τους πυρήνες και ανύψωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο, με αποτέλεσμα την αύξηση της αγωγιμότητας των μονωτικών. Το φαινόμενο αυτό, που είναι γνωστό ως επαγόμενη αγωγιμότητα, αποτελεί πρόβλημα στις διαστημικές κατασκευές, λόγω του υψηλού ποσοστού κοσμικής ακτινοβολίας.

## 5) Ο συντελεστής ε tgδ

Σχήμα 1-4 : ε(tgδ=f(ω) για το ομοιογενές μονωτικό υλικό.

(Υποτίθεται ότι η τιμή σ είναι σταθερή με τη θερμοκρασία)

Από τις σχέσεις 11, 1-3 και 1-4 έχουμε για ένα πυκνωτή επίπεδων πλακών :

(1-12)

ή με ε = ε0 εr:

(1-13)

Στο σχήμα 1-4 δίνεται η γραφική παράσταση της χαρακτηριστικής κατά την παραπάνω σχέση. Tο γινόμενο ε(tgδ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μονωτικών υλικών (πίνακας 1-2).

| Υλικό | Πάχος μόνωσης σε [mm] | ε(tgδ |
| --- | --- | --- |
| Λάδι μετασχηματιστών |  | 0,004(0,0046 |
| Πορσελάνη | 0,5(3 | 0,085(0,16 |
| Στεατίτης | 0,5(3 | 0,006(0,02 |
| Γυαλί | <1 |  |
| Χαρτόνι | 0,5(1,5 | 0,03(0,1 |
| Glimmer | 0,01(0,1 | 0,009(0,012 |

Πίνακας 1-2: Τάξη μεγέθους των τιμών ε(tgδ για ορισμένα διηλεκτρικά σε θερμοκρασία 20°C.

Από τις σχέσεις 1-10 και 1-13 έπεται ότι ο συντελεστής ε(tgδ του ομοιογενούς στερεού μονωτικού υλικού (ή γενικότερα του στερεού διηλεκτρικού όταν δεν εκδηλώνονται σε αυτό μερικές εκκενώσεις , π.χ. λόγω U<Uα) αυξάνει εκθετικά με τη θερμοκρασία :

(1-14)

Αν θεωρήσουμε την τιμή ε ως σταθερή, τότε από την παραπάνω σχέση έπεται ότι η αύξηση της tgδ είναι εκθετική (σχήμα 1-3).

Για την αύξηση της τιμής ε(tgδ στην περιοχή του στερεού μονωτικού, όπου οι μερικές εκκενώσεις στην αύξηση των απωλειών Joule, έχουμε αντίστοιχα (από τις σχέσεις 1-11 και 1-13) :

(1-15)

## 6) Η επιφανειακή αγωγιμότητα

Η διηλεκτρική αντοχή των στερεών μονωτικών μειώνεται, όταν η επιφάνειά τους περιλαμβάνει ξένες επικαθίσεις (σκόνη, υγρασία, κλπ). Το ίδιο συμβαίνει όταν καταπονηθεί θερμικά η επιφάνεια. Έχει διαπιστωθεί, ότι στα φαινόμενα, που εκδηλώνονται στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών κατά την ηλεκτρική καταπόνησή τους (κυρίως αύξηση των απωλειών Joule και μερικές εκκενώσεις), συμμετέχει η επιφάνειά τους σε πάχος μέχρι 30Å. Γι` αυτό, η επιφανειακή αγωγιμότητα είναι ένα κριτήριο για την προδιάθεση των διαφόρων στερεών διηλεκτρικών στην εκδήλωση των παραπάνω φαινομένων. Επειδή οι παράγοντες, που προκαλούν αύξηση της επιφανειακής αγωγιμότητας ποικίλουν (ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας), η ειδική επιφανειακή αγωγιμότητα δεν είναι κάποια σταθερά των στερεών μονωτικών.

Η επιφανειακή αγωγιμότητα έχει συσχετιστεί με έννοιες, που αφορούν την αντοχή των στερεών μονωτικών από τις καταπονήσεις στην επιφάνειά τους (όπως : αντοχή σε ρεύμα διαρροής, αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο, δυνατότητα απομάκρυνσης των επικαθίσεων κατά τη βροχή κλπ.), που ενδιαφέρουν στην πράξη για την κατασκευή π.χ. μονωτήρων και φλογοθαλάμων διακοπτών. Με κριτήριο π.χ. τη μείωση του ποσοστού της σκόνης συμπεραίνει κανείς, ότι οι μονωτήρες πορσελάνης χρησιμοποιούνται ως εξωτερικού χώρου, έναντι των μονωτήρων ρητίνης (που χρησιμοποιούνται ως εσωτερικού χώρου), γιατί η επιφάνειά τους διευκολύνει περισσότερο στην απομάκρυνση της σκόνης κατά τη βροχή.

Πληροφορίες για τη μέτρηση της επιφανειακής αγωγιμότητας μπορούν να αναζητηθούν στις προδιαγραφές (π.χ. VDE 0303) και στη βιβλιογραφία περί ηλεκτρικών μετρήσεων.

## 7) Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

H θερμική καταπόνηση των μονωτικών υλικών σχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων στις θέσεις, όπου η πεδιακή ένταση έτυχε να είναι αυξημένη (όπως π.χ. : ανομοιογένειες στον όγκο ή στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών, ανεπιθύμητα αιωρούμενα σωματίδια στο λάδι). Η θερμότητα για την εκδήλωση των παραπάνω θέσεων διαταραχής υπάρχει πάντοτε κατά τη

λειτουργία των διαφόρων κατασκευών (π.χ. : απώλειες Joule των αγωγών, απώλειες σιδήρου, θερμότητα στις επαφές των διακοπτών, κλπ.). Επειδή γενικά ισχύει, ότι η θερμική ειδική αγωγιμότητα (λ) συμβαδίζει με την ηλεκτρική ειδική αγωγιμότητα, η τιμή λ είναι (όπως και η τιμή σ) ένα κριτήριο για την αξιολόγηση των μονωτικών υλικών. Στον πίνακα 1-2 δίνονται τιμές του συντελεστή λ για διάφορα διηλεκτρικά.

| Υλικό | Πάχος μόνωσης [mm] | λ |
| --- | --- | --- |
| Πορσελάνη | 0,5(3 | 0,008(0,015 |
| Στεατίτης | 0,5(3 | 0,02(0,026 |
| Γυαλί | <1 | 0,0075(0,012 |
| Ξύλο | <3 | 0,001(0,002 |
| Χαρτόνι | 0,3(1,5 | 0,003 |
| Σκληρό ελαστικό | <3 | 0,001 |
| Glimmer | <0,5 | 0,003 |
| Χαρτί στο λάδι | <2 | 0,014(0,03 |

Πίνακας 1-3 : Τιμές του συντελεστή ειδικής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για ορισμένα μονωτικά υλικά.

Στις προδιαγραφές ΙΕC και VDE γίνεται μία διαβάθμιση των στερεών μονωτικών ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία  λειτουργίας τους. Πρόκειται για κατηγορίες (ή κλάσεις) των υλικών αυτών, που διευκολύνουν στην πράξη για τη διάρκεια ζωής τους.

Για την επίδραση της θερμοκρασίας στη διάρκεια ζωής των στερεών μονωτικών υλικών έχουν γίνει αρκετές έρευνες, που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τις πρακτικές εφαρμογές. Οι χαρακτηριστικές π.χ. κατά το σχήματα 1- δίνουν τη διάρκεια ζωής του χαρτιού, ανάλογα με τη θερμοκρασία θ. Από τη μαθηματική προσέγγιση των χαρακτηριστικών αυτών (μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή) ισχύουν αντίστοιχα οι σχέσεις :

α) διάρκεια ζωής σε έτη     :                   (1-16)

β) διάρκεια ζωής σε μήνες  :                     (1-17)

γ) διάρκεια ζωής σε ημέρες :                 (1-18)

Σχήμα 1-5 : Διάρκεια ζωής του χαρτιού, ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Έτσι, επειδή το χαρτί μαζί με το λάδι αποτελούν κυρίως τη μόνωση ενός μετασχηματιστή υψηλής τάσης (μετασχηματιστής μεταφοράς ή διανομής ή μέτρησης), μπορεί κανείς να εκτιμήσει (μετά από μετρήσεις στα πλαίσια των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης) τον μέγιστο υπολειπόμενο χρόνο ζωής του. Αν θεωρηθεί η μεταβολή της τιμής ε πολύ μικρή συγκριτικά  προς εκείνη της μεταβολής της tgδ (λόγω επικαθίσεων αιωρούμενων σωματιδίων στο χαρτί, που δημιουργούνται ως ανεπιθύμητες προσμείξεις στο λάδι), τότε με μέτρηση της tgδ (μετά από αφύγρανση και πλήρωση του μετασχηματιστή με λάδι, υπό συνθήκες κενού), από τις σχέσεις 1-10 και 1-14 έχουμε :

(1-19)

όπου tgδ* ο αρχικός συντελεστής απωλειών (όταν ο μετασχηματιστής εγκαταστάθηκε στο δίκτυο για πρώτη φορά). Για τον συντελεστή β μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει : β(0,02.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διάρκεια ζωής των στερεών μονωτικών υλικών δίνονται σε επόμενα κεφάλαια.

## 8) Η μηχανική αντοχή

Σε αρκετές κατασκευές ενδιαφέρουν (εκτός από τις ηλεκτρικές ιδιότητες των στερεών μονωτικών) και οι μηχανικές ιδιότητές τους, όπως π.χ. : τα πλαστικά μέρη του μηχανισμού περιστροφής ενός ασφαλειοαποζεύκτη σε ένα πίνακα μέσης τάσης, η αντοχή σε εφελκυσμό ενός μονωτικού, η δύναμη τάνυσης σε μονωτήρες των γραμμών μεταφοράς, κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται το στερεό μονωτικό ως ένα "μηχανολογικό εξάρτημα", οπότε ισχύουν για τον υπολογισμό του οι κανόνες της μηχανικής αντοχής των υλικών.

Συχνά ενδιαφέρει η μηχανική σε πλήρεις κατασκευές, που περιλαμβάνουν στερεά μονωτικά, όταν αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη διηλεκτρική αντοχή από την εξάσκηση μεγάλων δυνάμεων ηλεκτρικής προέλευσης, όπως συμβαίνει κατά το βραχυκύκλωμα (π.χ. : πίνακες μέσης τάσης, μετασχηματιστές μεταφοράς και διανομής, μετασχηματιστές μέτρησης στο δίκτυο υψηλών τάσεων, διακόπτες υψηλών τάσεων, κλπ). Οι δυνάμεις αυτές μπορούν να μειώσουν τις αποστάσεις μόνωσης και να γίνουν αιτία καταστροφής της κατασκευής, όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη μηχανική αντοχή κατά το βραχυκύκλωμα. Η μόνωση π.χ. ενός διακόπτη υψηλής τάσης δεν εξασφαλίζεται μόνο με επιλογή των σωστών αποστάσεων μόνωσης, προς δημιουργία ηλεκτροστατικού πεδίου, όταν η επιδίωξη αυτή δεν συνδυάζεται με την απαιτούμενη μηχανική αντοχή, που  θα διασφαλίζει την ικανότητα μόνωσης μέχρι να διακοπεί το βραχυκύκλωμα από το μέσο προστασίας του δικτύου.

# Φαινόμενα προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών υλικών

Τα φαινόμενα προ και κατά τη διάσπαση των ηλεκτρομονωτικών αερίων έχουν επεξηγηθεί ικανοποιητικά. Αυτό οφείλεται βασικά στη μικρή σταθερότητα των μορίων τους, ως προς εκείνη των υγρών και προ πάντων των στερεών μονωτικών, με αποτέλεσμα να επανέρχεται το αέριο μετά τη διάσπαση (ή την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων) στην αρχική του κατάσταση. Στα στερεά μονωτικά, η ικανότητα δημιουργίας ιόντων είναι κατά πολύ μικρότερη και η διάτρηση έχει σαν αποτέλεσμα κάποια μόνιμη βλάβη σε αυτά (κάψιμο, τήξη, μηχανικές κακώσεις, κλπ). Επίσης, τα φαινόμενα που εκδηλώνονται προ της διάσπασης των στερεών μονωτικών, καθώς και εκείνα κατά την επιφανειακή διάσπαση ή την υπερπήδηση, προκαλούν συνήθως μόνιμες βλάβες σε βάρος της διηλεκτρικής αντοχής των στερεών διηλεκτρικών. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα των στερεών μονωτικών υλικών, να μην επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αλλά να καταστρέφονται κατά τη διάσπαση ή να αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες (λόγω επιφανειακής διάσπασης, υπερπήδησης και μερικών εκκενώσεων) είναι η βασική δυσκολία για τη μελέτη του μηχανισμού της γήρανσης της διάσπασής τους.

Από τις διάφορες έρευνες, που έχουν γίνει, για τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης των στερεών μονωτικών υλικών μπορεί κανείς να ομαδοποιήσει τις μεθόδους, που εφαρμόζονται, σε δύο βασικές θεωρίες :

- Τη μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών, και

- Τη κβαντομηχανική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών

Σύμφωνα με την "μακροσκοπική θεωρία", τα αποτελέσματα των ερευνών βασίζονται (ή αποσκοπούν) σε κάποιο ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο πηγάζει συνήθως από το συνδυασμό των ηλεκτρικών μετρήσεων με οπτικές παρατηρήσεις για την εκδήλωση ακουστικών και φωτεινών φαινομένων, καθώς και αλλαγές στην επιφάνεια του υλικού.

Στην κβαντομηχανική θεωρία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια), κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνσή τους στα ηλεκτρόδια. Πρόκειται δηλαδή για μία συσχέτιση των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση, με το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που εκπέμπεται, όπως ήδη έχει γίνει στην παράγραφο 4.8 για το εξαφθοριούχο θείο.

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι δύο θεωρίες, που προαναφέρθηκαν, καθώς και ο συνδυασμός τους. Επίσης, για λόγους ευκολότερης κατανόησης των περιεχομένων, εξετάζεται ξεχωριστά η διάτρηση από ,την επιφανειακή διάσπαση και την υπερπήδηση.

Όπως προαναφέρθηκε, τα στερεά μονωτικά αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες προ της διάσπασης και καταστρέφονται κατά τη διάτρηση. Η ανάγκη για να δοθεί μία εξήγηση στις παραπάνω αλλαγές των υλικών (προ και κατά τη διάτρηση), οδήγησε στην αναζήτηση των διαφόρων παραγόντων, που τις προκαλούν. Έτσι, από μετρήσεις, που έχουν γίνει σε διάφορα στερεά  μονωτικά (κυρίως μετρήσεις της τάσης διάσπασης σε σχέση με το χρόνο και τη μορφή της τάσης), οι οποίες έχουν συνδυαστεί με παρατηρήσεις σχετικά με την αλλαγή της μοριακής δομής, που προκαλείται στα υλικά αυτά, θεωρείται ότι υπάρχουν οι παρακάτω βασικοί παράγοντες μείωσης της σταθερότητας των μορίων τους :

α) οι απώλειες Joule,

β) οι δυνάμεις Coulomb,

γ) οι μερικές εκκενώσεις, και

δ) η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι αντίστοιχες προς τους παραπάνω παράγοντες θεωρητικές μορφές της διάτρησης είναι :

α) η θερμική διάτρηση,

β) η ηλεκτρική διάτρηση (που διακρίνεται στη δενδροειδή και την ηλεκτρομηχανική),

γ) η ηλεκτροχημική διάτρηση (ή γήρανση), και

δ) η θερμοχημική διάτρηση.

Στην πράξη βέβαια συνδυάζονται οι παράγοντες αυτοί και υποβοηθούνται από διάφορες ειδικές συνθήκες που επικρατούν (μορφή ηλεκτρικού πεδίου, περιβάλλον μέσο κλπ), έτσι ώστε η αλλαγή της μοριακής δομής να είναι κάποιο από κοινού αποτέλεσμα τους.

## Η θερμική διάτρηση

Η μορφή της διάτρησης αυτής συναντάται κυρίως σε χαμηλές τιμές της τάσης, όταν το στερεό μονωτικό καταπονείται θερμικά μόνο από τις απώλειες Joule (π.χ. κακή απαγωγή θερμότητας από τη μόνωση ενός καλωδίου λόγω σκόνης και ύγρανσης). Η εικόνα που παρουσιάζει το θερμικά καταπονούμενο υλικό είναι συνήθως η απανθράκωση και η τήξη του, στην περιοχή όπου οι απώλειες Joule είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Ο οχετός διάτρησης δημιουργείται, όταν η ειδική αγωγιμότητα σε κάποια θέση του υλικού έχει αποκτήσει την απαιτούμενη για τη διάτρηση οριακή τιμή σ1, οπότε έχουμε  :

(2.1-1)

Με την προϋπόθεση σταθερής διατομής (Α) του οχετού διάτρησης (σχήμα 2-1) και ειδική αγωγιμότητα σ1, η θερμική ισχύς που παράγεται είναι :

(2.1-2)

όπου U η ενδεικνύμενη τιμή της τάσης, που εφαρμόζεται στα ηλεκτρόδια.

Σχήμα 2-1 : Απλοποιημένη παράσταση του οχετού διάτρησης λόγω των απωλειών Joule του στερεού μονωτικού .

D : διάμετρος δοκιμίου

d : πάχος του μονωτικού

2r: διάμετρος του οχετού διάτρησης.

Αν Pα είναι η τιμή της απαγόμενης θερμικής ισχύος, C0 η θερμοχωρητικότητα και t ο χρόνος, ισχύει γενικά ότι:

(2.1-3)

Η απαγόμενη θερμική ισχύς είναι (για d>>r) :

(2.1-4)

όπου κ ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας.

Στην περίπτωση όμως της θερμικής διάτρησης ισχύει, ότι η θερμική ισχύς, που παράγεται, είναι ίση με εκείνη που απάγεται, δηλαδή ότι:

(2.1-5)

Η παραπάνω σχέση αποτελείται από δύο συναρτήσεις της θερμοκρασίας (P=f(θ) και Pα=f(θ)). Για το λόγο αυτό, η οριακή τιμή της τάσης για τη θερμική διάτρηση (Uθ) δίνεται όταν εφάπτονται οι χαρακτηριστικές τους. Έτσι από τη διαφόριση ως προς θ, τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού τμήματος της σχέσης 2.1-5, έχουμε:

(2.1-6)

Aπό τις σχέσεις 2.1-5 και 2.1-6 φαίνεται ότι:

β(θ=1                                                                                          (2.1-7)

και                                                                                  (2.1-8)

Την αύξηση των απωλειών Joule του στερεού μονωτικού κατά την εφαρμογή της εναλλασσόμενης τάσης με ενεργό τιμή Uθ μπορεί να παραστήσει κανείς με ένα ισοδύναμο κύκλωμα, κατά το σχήμα 2-2, όπου η αύξηση των απωλειών Joule συμβολίζεται με μία μεταβλητή αγωγιμότητα G.

Η διάτρηση στην τιμή Uθ συμβαίνει, όταν η αγωγιμότητα αποκτήσει (λόγω αύξησης της ειδικής αγωγιμότητας από σ0 στην τιμή σ1 : σχέση 2.1-1), μία οριστική τιμή Gmax.

Σχήμα 2-2 : Iσοδύναμο κύκλωμα του στερεού μονωτικού λόγω αύξησης των απωλειών Joule.

G = G0...Gmax

G0 : αγωγιμότητα του ιδανικού μονωτή

Gmax: αγωγιμότητα για τη διάτρηση

C : χωρητικότητα του ιδανικού μονωτή

## Η ηλεκτρική διάτρηση

Όταν η σταθερή ενεργός τιμή της τάσης, που εφαρμόζεται στο δοκίμιο, είναι αρκετά μεγαλύτερη από εκείνη για τη θερμική διάτρηση, τότε η πεδιακή ένταση γίνεται μεγαλύτερη και επομένως μπορεί να αυξηθεί η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων μέσα στο μονωτικό υλικό.

Από μία τιμή της τάσης και μετά η διάτρηση του υλικού αποδίδεται κυρίως στις δυνάμεις Coulomb. Θεωρείται, ότι η διάτρηση οφείλεται σε :

α) αυτοσυντηρούμενο ιονισμό με κρούσεις (όπως στα αέρια μονωτικά), ή

β) μηχανική τάνυση του υλικού (διαχωρισμό του σε αρνητικούς και θετικούς φορείς, από την επίδραση των δυνάμεων του ηλεκτρικού πεδίου), ή

γ) συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων.

Η μορφή της διάτρησης αυτής ονομάζεται ηλεκτρική και διακρίνεται, ανάλογα με την εικόνα που  παρουσιάζει το ηλεκτρικό τόξο κατά τη διάτρηση, στη δενδροειδή (θύσανοι κάθετοι προς το ηλεκτρικό πεδίο) και εκείνη υπό μορφή οχετού κατά τη διεύθυνση του πεδίου (ηλεκτρομηχανική).

Η δενδροειδής διάτρηση είναι ένα θερμικό φαινόμενο μικρότερης χρονικής διάρκειας από εκείνο της θερμικής διάτρησης, γιατί, λόγω της μεγαλύτερης τιμής της τάσης και επομένως της πεδιακής έντασης, δημιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια με κρούσεις. Η εικόνα του υλικού μετά τη διάτρηση σχετίζεται με θερμική καταπόνηση στα ίχνη του δενδρίτη. Η διάτρηση συμβαίνει όταν μία διακλάδωση του δενδρίτη ολοκληρώνει την πλήρη αγώγιμη σύνδεση των ηλεκτροδίων. Στο σχήμα 2-3 δίνεται ένα παράδειγμα για τη μορφή του δενδρίτη (ανάλογα με την πολικότητα της τάσης) για τη δυσμενέστερη περίπτωση των πρακτικών εφαρμογών (ηλεκτρόδια ακίδα-πλάκα).

Στην περίπτωση της θετικής ακίδας ο δενδρίτης έχει, λόγω των δυνάμεων Coulomb που εξασκούνται μεταξύ των ελεύθερων αρνητικών ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια) κατά την κίνηση τους προς την ακίδα, αρκετές διακλαδώσεις (κατά κανόνα μη ευθύγραμμες).

Όταν όμως η ακίδα είναι αρνητική, οι δυνάμεις απομάκρυνσης μεταξύ των ελεύθερων αρνητικών ηλεκτρικών φορέων είναι, λόγω της μεγάλης ακτίνας, μικρότερες και έτσι οι διαδρομές είναι περίπου οι ακτίνες του κύκλου, των οποίων όμως η λαμπρότητα μειώνεται προς την περιφέρειά του. Έχουμε δηλαδή, ανάλογα με την πολικότητα της ακίδας, ομοιότητα με τις εικόνες Lichtenberg κατά τη μέτρηση κεραυνών.

Σχήμα 2-3: Προς επεξήγηση της μορφής του δενδρίτη

Η διάτρηση υπό μορφή οχετού (ή ηλεκτρομηχανική διάτρηση) οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη τιμή της πεδιακής έντασης, από ότι κατά τη δενδροειδή διάτρηση. Στα πολυμερή υλικά  διαχωρίζονται τα μόρια σε αρνητικούς και θετικούς φορείς. Η διάτρηση συμβαίνει κυρίως από τις δυνάμεις Coulomb, που εξασκούνται μεταξύ ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων και ηλεκτροδίων. Η χρονική διάρκεια του φαινομένου είναι μερικά μs. Η εικόνα, που παρουσιάζει το υλικό ότι είναι κυρίως το αποτέλεσμα μίας ακαριαίας εξάσκησης δυνάμεων, στην περιοχή όπου η πεδιακή ένταση είναι ιδιαίτερα μεγάλη (μηχανική τάνυση ,υπό την επίδραση των δυνάμεων του πεδίου).

Κατά την καταπόνηση οργανικών στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις έχει διαπιστωθεί, ότι πάνω από μία μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης Uκmin, που εφαρμόζεται στο δοκίμιο, συμβαίνει η διάτρηση με μία κρούση υπό μορφή οχετού, αν και η τιμή της πεδιακής έντασης είναι αρκετά μικρότερη από εκείνη κατά την ηλεκτρομηχανική διάτρηση υπό εναλλασσόμενη τάση καταπόνησης. Η μορφή της διάτρησης αυτής χαρακτηρίζεται επίσης ως ηλεκτρομηχανική. Το φαινόμενο έχει αποδοθεί στην απότομη μεταβολή της πεδιακής έντασης, λόγω της οποίας δημιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα την ηλεκτρομηχανική διάτρηση από τις δυνάμεις Coulomb μεταξύ του αρνητικού ηλεκτροδίου και των θετικών ηλεκτρικών φορέων, που  συγκρατούνται στο πλέγμα των μορίων.

Λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας για την ηλεκτρική διάτρηση και επειδή τα στερεά μονωτικά είναι και μονωτές θερμότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η θερμότητα που απάγεται μόλις πριν από τη διάτρηση είναι αμελητέα. Κατά τη σχέση επομένως 2.1-3 και για έναν οχετό διατομής Α=πr2 (κατά το Σχήμα 2-1) ισχύει μόλις προ της διάτρησης ότι:

(2.2-1)

όπου: σ2 η ειδική αγωγιμότητα σε κάποια ανομοιογένεια (λόγω της οποίας η πεδιακή ένταση έγινε ιδιαίτερα μεγάλη στην περιοχή εκείνη του υλικού) και Un η ενδεικνύμενη τιμή της τάσης για την ηλεκτρική διάσπαση του υλικού στην παραπάνω περιοχή.

Αν υποθέσουμε ότι, λόγω του μικρού διατιθέμενου χρόνου είναι dθ/d =θ/Τδ, όπου Τδ ο χρόνος για την ηλεκτρική διάτρηση, τότε από τη σχέση 2.2-1 έχουμε :

(2.2-2)

| d [mm] | κρουστική τάση | [kV] | περιοχή τιμών Uk για τη διάσπαση [kV] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μορφή [μs] | πολικότητα |  |  |
| 1 | 1,2/50 1,2/50 | θετική αρνητική | 80 86 | 78…90 81…95 |
|  | 10/200 10/200 | θετική αρνητική | 74 77 | 69…78 71…79 |
|  | 250/2500 250/2500 | θετική αρνητική | 66 68 | 63…69 65…70 |
| 2 | 1,2/50 1,2/50 | θετική αρνητική | 135 148 | 126…151 132…165 |
|  | 10/200 10/200 | θετική αρνητική | 74 70 | 69…80 67,5…71 |

Πίνακας 2-1: Τιμές της τάσης διάσπασης του στερεού μονωτικού pertinax H1270 (πάχους 1mm και 2mm) κατά την καταπόνησή του με διάφορες μορφές κρουστικών τάσεων σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου μετασχηματιστών.

Διάμετρος δοκιμίων: 150 mm

Διάταξη ηλεκτροδίων: ακίδα-πλάκα

Ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας: R=0,9 mm

Για τη διάτρηση στη μέγιστη τιμή  μιας κρουστικής τάσης ισχύει αντίστοιχα:

(2.2-3)

όπου Τs η διάρκεια του μετώπου της εφαρμοζόμενης κρουστικής τάσης.

Οι παραπάνω σχέσεις δίνουν μία ικανοποιητική ερμηνεία σε πειράματα, που έχουν γίνει. Πράγματι, όσο αυξάνει ο χρόνος Τs μίας κρουστικής τάσης, τόσο μειώνεται η διηλεκτρική αντοχή (βλέπετε πίνακα 6.1.2-1). Κατά την καταπόνηση με εναλλασσόμενη τάση ισχύει περίπου η αναλογία (βλέπετε σχήμα 6.1.2-2).

Σχήμα 2-4: Διάσπασης διαφόρων στερεών μονωτικών σε σχέση με το χρόνο καταπόνησης.

Για πολύ μικρούς χρόνους ισχύει η αναλογία :

Umax: η τιμή της εφαρμοζόμενης εναλλασσόμενης τάσης.

Μία ερμηνεία της ηλεκτρικής διάτρησης, μέσω ενός ισοδύναμου κυκλώματος, μπορεί να δοθεί ως ακολούθως :

Σχήμα 2-5: Ισοδύναμο κύκλωμα του στερεού μονωτικού κατά την ηλεκτρική διάτρηση.

C : ιδανική χωρητικότητα

Cπ=0...Cmax : χωρητικότητα, που συμβολίζει την πόλωση του στερεού μονωτικού στη θέση θα συμβεί η διάτρηση.

G=0...Gmax : αγωγιμότητα λόγω αύξησης των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων στη θέση όπου θα συμβεί η διάτρηση

Όταν από την αύξηση των ηλεκτρικών φορέων, λόγω κάποιας ανομοιογένειας (δεν υπάρχουν πρακτικά ιδανικοί μονωτές), η ειδική αγωγιμότητα έχει αποκτήσει μία κρίσιμη για το υλικό τιμή σ2, η πόλωση του υλικού είναι αρκετή για να συμβεί η διάτρηση από τις δυνάμεις Coulomb μεταξύ ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων και ηλεκτροδίων. Η πόλωση αυτή του υλικού στην περιοχή, όπου θα συμβεί η διάτρηση, μπορεί να παρασταθεί σε ένα ισοδύναμο κύκλωμα (σχήματος 2-5), ως αύξηση της χωρητικότητας από την παράλληλη σύνδεση ενός μεταβλητού πυκνωτή Cπ (που συμβολίζει την πόλωση) προς την ιδανική χωρητικότητα C.

Όταν η αγωγιμότητα G και ο πυκνωτής Cπ έχουν αποκτήσει μόλις προ της διάτρησης τις τιμές Gmax και Cmax (που αντιστοιχούν στην κρίσιμη ειδική αγωγιμότητα σ2, λόγω κάποιας ανομοιογένεια), τότε συμβαίνει η διάτρηση.

# Η διάσπαση λόγω μερικών εκκενώσεων (ηλεκτροχημική διάσπαση ή γήρανση της μόνωσης)

## Γενικά περί μερικών εκκενώσεων

Η διάσπαση των στερεών μονωτικών έχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, την αφετηρία της στις μερικές  εκκενώσεις στην επιφάνεια και στον όγκο τους. Οι μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται σε φυσαλίδες αερίων ή γενικά θέσεις ανομοιογένειας μέσα στον όγκο του μονωτικού (εσωτερικές μερικές εκκενώσεις), καθώς και σε θέσεις ανομοιογένειας ή ξένες επικαθίσεις (ηλεκτρικές ακαθαρσίες) στην επιφάνεια του (εξωτερικές εκκενώσεις). Μία μακροσκοπική παράσταση των θέσεων διαταραχής δίνεται στο σχήμα 3-1. Σύμφωνα με αυτό, οι επιφανειακές θέσεις διαταραχής έχουν παρασταθεί με τους πυκνωτές Cε1…Cεn και οι εσωτερικές με τους πυκνωτές Cφ1…Cφn. Οι πυκνωτές C1…Cn και C01…C0n παριστάνουν αντίστοιχα το υπόλοιπο υγιές τμήμα του μονωτικού (κάθε ένας από αυτούς δίνει την ολική χωρητικότητα δύο πυκνωτών, εκ των οποίων ο ένας είναι η χωρητικότητα μεταξύ ακίδας και της θέσης διαταραχής και ο άλλος η χωρητικότητα μεταξύ της πλάκας και της θέσης διαταραχής).

Σχήμα 3-1 : Μία μακροσκοπική παράσταση των θέσεων διαταραχής σε στερεό μονωτικό εντός μονωτικού ελαίου

1) Τομή Α-Α της διάταξης πειραματισμού :

α : ηλεκτρόδιο ακίδα

β: επιφανειακό φιλμ του μονωτικού ελαίου και επιφάνεια του στερεού μονωτικού.

γ : στερεό μονωτικό

δ : ηλεκτρόδιο πλάκα

2) Κάτοψη της διάταξης πειραματισμού :

C1…Cn: πυκνωτές του "υγιούς" τμήματος της επιφάνειας του στερεού μονωτικού και του επιφανειακού φιλμ ελαίου

Cε1…Cεn : πυκνωτές επιφανειακών (εξωτερικών) θέσεων διαταραχής

C            : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

Cφ1…Cφn : πυκνωτές εσωτερικών θέσεων διαταραχής (κυρίως φυσαλίδες αερίων)

C01…C0n : πυκνωτές του "υγιούς" τμήματος του στερεού μονωτικού

Από τη στιγμή της έναρξης των μερικών εκκενώσεων προκαλείται συνήθως σταδιακή αλλαγή της μοριακής δομής του στερεού μονωτικού, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη σε περιορισμένο τμήμα του, όπου δηλαδή έτυχε οι θέσεις ανομοιογένειας να είναι περισσότερο αγώγιμες. Πρόκειται για ένα ηλεκτροχημικό φαινόμενο, που σε κάποιο απροσδιόριστο χρονικό διάστημα οδηγεί στη διάσπαση του στερεού μονωτικού.

Συγκριτικά με τις άλλες μορφές διάσπασης, η ηλεκτροχημική διάσπαση προκαλεί βαθμιαία μείωση της ηλεκτρικής αντοχής, ανάλογα με το ρυθμό αύξησης της χημικής μεταβολής και είναι συνήθως μακροπρόθεσμη, γι' αυτό ονομάζεται και γήρανση του μονωτικού υλικού. Στο Σχήμα 3-2 δίνεται ένα παράδειγμα μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής, λόγω γήρανσης του υλικού από τη μεγαλύτερη συμμετοχή των θέσεων διαταραχής.

Σχήμα 3-2 : Μείωση της διηλεκτρικής αντοχής στο νάιλον πάχος 0,125mm, λόγω μερικών εκκενώσεων.

Αριθμός δοκιμιών : 10 ανά σημείο μέτρησης.

Τδ : χρόνος διάσπασης.

## H τεχνητή γήρανση

Κατά την καταπόνηση ενός στερεού μονωτικού υλικού με κάποια μορφή τάσης (εναλλασσόμενη, κρουστική ή συνεχή), διαπιστώνει κανείς ότι μετά από κάποια τιμή της τάσης (ανάλογα με τη μορφή της) εμφανίζονται μερικές εκκενώσεις.

Η γήρανση του μονωτικού υλικού στο εργαστήριο με τιμές της τάσης μεγαλύτερες από την τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων χαρακτηρίζεται τεχνητή γήρανση. Η τεχνητή αυτή γήρανση του στερεού μονωτικού δεν ανταποκρίνεται βέβαια στην πραγματική κατάσταση, που δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου (όταν το υλικό εργάζεται υπό ονομαστικά μεγέθη στο δίκτυο), δίνει όμως τη δυνατότητα ανίχνευσης των παραγόντων διάσπασης, που τελικά δεν μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους πραγματικούς.

Ένα κριτήριο αξιολόγησης που έχει προταθεί, βασισμένο στην έναρξη της τεχνητής γήρανσης, είναι ο φαινόμενος συντελεστής ανομοιογενειών. Ο συντελεστής αυτός έχει ορισθεί ως το πηλίκο της τάσης έναρξης των μερικών εκκενώσεων προς την τάση της διηλεκτρικής δοκιμής που προβλέπεται στις προδιαγραφές, ανάλογα με την ονομαστική τάση και τη μορφή της εφαρμοζόμενης τάσης.

Στην περίπτωση της καταπόνησης με εναλλασσόμενη τάση η τιμή του συντελεστή είναι:

(3.2-1)

όπου U η προβλεπόμενη τάση δοκιμής (π.χ.: 55kV επί 1 min για ονομαστική τάση 20kV) και Uε εκείνη κατά την οποία μόλις εμφανίζεται η πρώτη μερική εκκένωση.

Κατά την καταπόνηση με κρουστικές τάσεις ισχύει αντίστοιχα :

(3.2-2)

όπου  η μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης, κατά την οποία μόλις εμφανίζεται η πρώτη μερική εκκένωση και  η μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης που προβλέπεται από τις προδιαγραφές για τη διηλεκτρική δοκιμή υπό κρουστική τάση 1,2/50μs.

## Τα ισοδύναμα κυκλώματα των μερικών εκκενώσεων

Όπως είναι γνωστό, με τη γέφυρα Schering μετρά κανείς το σύνολο των απωλειών ενός μονωτικού υλικού ή μιας διάταξης υψηλής τάσης, δηλαδή τις απώλειες αγωγιμότητας, πόλωσης και εκείνης λόγω εσωτερικών και εξωτερικών εκκενώσεων. Όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο της γήρανσης των μονωτικών υλικών εμφανίστηκε η πρώτη μέθοδος ανίχνευσης των μερικών εκκενώσεων. Πρόκειται για τη μέθοδο Callender, η οποία είναι παραλλαγή της γέφυρας Schering και με την οποία κατορθώθηκε η εξουδετέρωση των παράσιτων χωρητικοτήτων του κυκλώματος μέτρησης κατά το διαχωρισμό των απωλειών αγωγιμότητας και πόλωσης από εκείνες λόγω μερικών εκκενώσεων.

Σχήμα 3-3 : Σχηματική παράσταση και ισοδύναμο κύκλωμα ενός στερεού μονωτικού με φυσαλίδα αερίου στον όγκο του (κατά Gemant και Philipoff).

α : σχηματική παράσταση

β : ισοδύναμο κύκλωμα

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C1: χωρητικότητα της φυσαλίδας

C2: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του στερεού μονωτικού

R1: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1

Η ανάγκη για τη φυσική εξήγηση και τη μαθηματική ανάλυση του φαινομένου των μερικών εκκενώσεων μέσα στον όγκο του στερεού μονωτικού, οδήγησε τους Gemant και Philipoff στο ισοδύναμο κύκλωμα του (σχήμα 3-3), γιατί διατυπώθηκε η άποψη ότι οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις οφείλονται σε φυσαλίδες αερίου.

Στο σχήμα 3-4 έχει συμπληρωθεί το μακροσκοπικό αυτό μοντέλο και για τις εξωτερικές μερικές εκκενώσεις, που οφείλονται σε θέσεις διαταραχής στην επιφάνεια του υλικού. Η ύπαρξη των εσωτερικών και εξωτερικών εκκενώσεων παριστάνεται στο ισοδύναμο κύκλωμα με την αύξηση της χωρητικότητας, η οποία επιτυγχάνεται αντίστοιχα κατά τη διάσπαση της φυσαλίδας (C1) και του πυκνωτή εξωτερικών μερικών εκκενώσεων (Cε). Με τον τρόπο δηλαδή αυτό γίνεται παράλληλη σύνδεση του υπόλοιπου "υγιούς τμήματος" του μονωτικού (C2 και C3 αντίστοιχα) προς την ιδανική χωρητικότητα C. Οι σπινθήρες Σπ1 και Σπ2 στα ισοδύναμα κυκλώματα διασπώνται όταν διασπάται η αντίστοιχη θέση διαταραχής. Έτσι, μέσω της αντίστασης του τόξου που  σχηματίζεται (R1, R2) γίνεται η εκφόρτιση του αντίστοιχου πυκνωτή διαταραχής (C1, Cε).

Η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων κατά το ισοδύναμο κύκλωμα των Gemant και Philipoff σημαίνει αύξηση της τάσης στους ακροδέκτες της διάταξης, στο ρυθμό που διασπώνται χρονικά οι διάφορες θέσεις διαταραχής. Μπορούμε δηλαδή να υποθέσουμε, ότι οι θέσεις ανομοιογένειας επενεργούν ως ένα είδος διακόπτη. Με βάση την υπόθεση αυτή συναντά κανείς συχνά στη βιβλιογραφία το ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων κατά το σχήμα 3-5.

Σχήμα 3-4 : Σχηματική παράσταση και ισοδύναμο κύκλωμα ενός στερεού μονωτικού με φυσαλίδα αερίου στον όγκο του και με επιφανειακή θέση διαταραχής.

α : σχηματική παράσταση

β : ισοδύναμο κύκλωμα

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C1: χωρητικότητα της φυσαλίδας

Cε: χωρητικότητα της επιφανειακής θέσης διαταραχής

C2: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του στερεού μονωτικού

C3: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του επιφανειακού φιλμ

R1: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1

R2: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ2

Σχήμα 3-5 : Ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων (παραλλαγή του ισοδύναμου κυκλώματος των Gemant και Philipoff).

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C2: χωρητικότητα του υγιούς στον όγκο του μονωτικού

C3: χωρητικότητα του υγιούς στην επιφάνεια του μονωτικού

Δ1 και Δ2 : διακόπτες, που όταν κλείνουν συμβολίζουν την διάσπαση αντίστοιχα των εσωτερικών και των εξωτερικών μερικών εκκενώσεων.

Εκτός από το ισοδύναμο κύκλωμα των Gemant και Philipoff, έχουν προταθεί για τη μελέτη του φαινομένου της γήρανσης των στερεών μονωτικών και άλλα μακροσκοπικά ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα, στα οποία λαμβάνονται υπ' όψη η αύξηση της αγωγιμότητας στις πλευρές της φυσαλίδας, οι απώλειες ενέργειας σε αυτές, η αγωγιμότητα του υλικού κλπ. Το ισοδύναμο κύκλωμα κατά Widmann δίνει επίσης μία ικανοποιητική μακροσκοπική ερμηνεία των μερικών εκκενώσεων (σχήμα 3-6). Σύμφωνα με αυτό, οι θέσεις διαταραχής αποδίδονται ως μία γεννήτρια μερικών εκκενώσεων G. Έτσι, όταν διεγείρεται η γεννήτρια G συμβαίνει αύξηση του δυναμικού στους ακροδέκτες της διάταξης.

Σχήμα 3-6 : Ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων κατά Widmann.

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

G : γεννήτρια μερικών εκκενώσεων

## Παράδειγμα ερμηνείας παλμογραφημάτων των μερικών εκκενώσεων μέσω των ισοδύναμων ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Στο σχήμα 3-7 δίνεται απλοποιημένα το κύκλωμα για τη μέτρηση των μερικών εκκενώσεων. Σύμφωνα με  αυτό δοκίμια στερεών μονωτικών πάχους 1mm (Δ), κατά DIN 7735, καταπονούνται με κρουστικές τάσεις της μορφής 10/200μs, υπό διάταξη ηλεκτροδίων "ακίδα-πλάκα" (με ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας 0,9mm). Το παλμογράφημα (α) αφορά τη γήρανση του βακελίτη και το παλμογράφημα (β) τη διάτρηση του pertinax. Η διακεκομμένη γραμμή, που έχει σχεδιαστεί στο παλμογράφημα (α), δείχνει την ιδανική συμπεριφορά (όταν δεν εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις).

Σχήμα 3-7 : Τυπικά παλμογραφήματα κατά τη γήρανση και διάσπαση στερεών οργανικών μονωτικών

- απλοποιημένη διάταξη μέτρησης (uκ : στιγμιαία τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης, Δ : δοκίμιο, um : τάση στον πυκνωτή μέτρησης Cm).

- Μετρήσεις με κρουστικές τάσεις της μορφής 10/200μs:

(α) γήρανση : (τιμή πεδίου 1,11ΜV/cm, =77,5kV, Cm=210nF, υλικό: βακελίτης)

(β) διάτρηση: (τιμή πεδίου 1,20MV/cm, =85kV, Cm=210nF, υλικό: pertinax)

Ταυτόχρονα με τις μετρήσεις αυτές διαπιστώνεται ότι, μετά από μία τιμή kV (όπου  η μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης) εκδηλώνεται κατά τη γήρανση επιφανειακός δενδρίτης, στα ίχνη του οποίου παρατηρείται στην επιφάνεια του μονωτικού μόνιμη αλλαγή της μοριακής δομής (σχήμα 3-8).

Κατά τη διάτρηση δεν εκδηλώνεται επιφανειακός δενδρίτης, αλλά ηλεκτρικό τόξο μεταξύ των ηλεκτροδίων. Η εικόνα, που παρουσιάζουν τα δοκίμια μετά τη διάτρηση, είναι μία μικρή τρύπα (μικρότερη από 0,1mm) πλησίον της ακίδας.

Οι παραπάνω μετρήσεις και οπτικές παρατηρήσεις ερμηνεύονται ως ακολούθως :

Σχήμα 3-8 : Αλλαγή της μοριακής δομής στην επιφάνεια του μονωτικού pertinax κατά την εκδήλωση επιφανειακού δενδρίτη (μετά από πολλές κρούσεις 10/200μs, μέγιστης τιμής 75kV)

Από το παλμογράφημα της γήρανσης σχήμα 3-7α) φαίνεται ότι εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις υπό μορφή αλμάτων δυναμικού, τα οποία προκαλούνται, κατά το ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος 3-4 (ή του σχήματος 3-1), από τη σταδιακή διάσπαση διαφόρων θέσεων διαταραχής (C1, Cε). Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στην περίπτωση αυτή ισχύει για την σχέση καταμερισμού μεταξύ χωρητικότητας του δοκιμίου C και του πυκνωτή μέτρησης Cm :

(3.4-1)

όπου ΔCδ η αύξηση της χωρητικότητας, λόγω εκδήλωσης μερικών εκκενώσεων. Ο δενδρίτης μπορεί να ερμηνευθεί από τα παραπάνω ισοδύναμα κυκλώματα ως επέκταση του ίχνους της ακίδας μέχρι τις θέσεις διαταραχής, που διασπώνται. Η διάτρηση φαίνεται ότι συμβαίνει στη θέση διαταραχής, όπου η πεδιακή ένταση έχει τη μέγιστη τιμή της. Μπορεί κανείς να υποθέσει, ότι πρόκειται για ηλεκτρομηχανική διάτρηση.

## Μία ερμηνεία του ισοδύναμου κυκλώματος των μερικών εκκενώσεων κατά Gemant και Philipoff, μέσω σύγκρισης της ηλεκτρικής καταπόνησης με τη μηχανική καταπόνηση

Για την ερμηνεία της μηχανικής καταπόνησης των στερεών υλικών χρησιμοποιούνται μηχανικά πρότυπα , που βασίζονται σε δύο γραμμικά στοιχεία : το ελαστικό και το ιξώδες. Το πρώτο εκφράζει τη μεταβολή της τροπής λόγω της ακαριαίας επιβολής (ή αφαίρεση ) φορτίου σε ένα στερεό υλικό και το δεύτερο τη διαχρονική μεταβολή της τροπής. Το ελαστικό στοιχείο θεωρείται ότι είναι ένα ελατήριο και το ιξώδες η αντίσταση ροής ενός συνεκτικού υγρού, το οποίο γεμίζει το χώρο ενός κυλίνδρου κάτω από ένα έμβολο, κατά τρόπο ώστε να διαρρέει από ένα μικρό κενό μεταξύ κυλίνδρου και εμβόλου ή από μία τρύπα στο έμβολο. Από τη σύνδεση των δύο παραπάνω στοιχείων σε σειρά προκύπτει το μοντέλο Maxwell (σχήμα 3-9α), για το οποίο ισχύει:

(3.5-1)

όπου ε η τροπή, τ η μηχανική τάση, Ε το μέτρο ελαστικότητας, κ μία σταθερά του υλικού και t ο χρόνος. Επειδή η μεταβολή της τροπής dε αντιστοιχεί σε μία μεταβολή του μήκους κατά dL και η μηχανική τάση είναι ανάλογη της δύναμης, έπεται ότι :

(3.5-2)

όπου α και β σταθερές του υλικού. Η παραπάνω σχέση αφορά τη συμπεριφορά του ομοιογενούς στερεού, γιατί οι τιμές α και β δεν μεταβάλλονται με την καταπόνηση. Ένα μοντέλο για τη συμμετοχή των θέσεων ανομοιογένειας σε ένα στερεό υλικό φαίνεται ότι μπορεί να γίνει με την παράλληλη σύνδεση πολλών μοντέλων Maxwell (σχήμα 3.9β, γ), ένα εκ των οποίων αντιστοιχεί στο βασικό υλικό και τα υπόλοιπα στις επιμέρους ανομοιογένειές του. Η μεταβολή του μήκους κατά dL στο μοντέλο αυτό μπορεί να δοθεί από την παραπάνω σχέση, με την εισαγωγή των συντελεστών Α και Β του υλικού, όπου :

(3.5-3)

και                                                                                  (3.5-4)

Σχήμα 3-9 : Στοιχείο Maxwell (α) και μηχανικό μοντέλο του ανομοιογενούς στερεού υλικού (β : αναλυτικό μοντέλο και γ : απλουστευμένο μοντέλο)

όπου Δα και Δβ οι αντίστοιχες μεταβολές των συντελεστών Α και Β, ως προς τις σταθερές α και β του βασικού υλικού.

Κατ` αναλογία προς τη σχέση 3.5-2 έχουμε επομένως :

(3.5-5)

Από την αναλογία μεταξύ μηχανικών και ηλεκτρικών μεγεθών κατά G. Oberdorffer (πίνακας 3-1), μπορούμε να καταλήξουμε (κατά την εφαρμογή μίας ηλεκτρικής τάσης στο υλικό) στη σχέση :

(3.5-6)

από την οποία φαίνεται ότι ο συντελεστής C+ΔC είναι η χωρητικότητα του ανομοιογενούς υλικού (όταν έχει μονωτικές ιδιότητες), ενώ ο G+ΔG η αγωγιμότητα του (όταν έχει αγώγιμες ιδιότητες). Το ομοιογενές στερεό μονωτικό δίνεται από την παραπάνω σχέση για ΔC=0 και ΔG=0, ενώ για C+ΔC=0 το στερεό υλικό είναι μία ωμική αντίσταση. Από τη σχέση 3.5-6 καταλήγει κανείς στο ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος 3-10, το οποίο φαίνεται ότι ταυτίζεται (ως προς την ερμηνεία για την αύξηση της χωρητικότητας κατά την  εκδήλωση των ανομοιογενειών του μονωτικού) με εκείνο των μερικών εκκενώσεων κατά Gemant και Philipoff (σχήμα 3-4).

| Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο | Μηχανικό σύστημα |
| --- | --- |
| τάση | δύναμη |
| ρεύμα | ταχύτητα |
| ηλεκτρικό φορτίο | επιμήκυνση |
| ωμική αντίσταση | τριβή |
| αυτεπαγωγή | μάζα |
| χωρητικότητα | ελαστικότητα |

Πίνακας 3-1 : αναλογίες μεταξύ ηλεκτρομαγνητικών και μηχανικών μεγεθών

Σχήμα 3-10 : Ισοδύναμο κύκλωμα για την αύξηση της χωρητικότητας λόγω ανομοιογενειών στο στερεό μονωτικό υλικό

α : πλήρες ισοδύναμο κύκλωμα

β : απλουστευμένο ισοδύναμο κύκλωμα

## Η θερμοχημική διάτρηση

Η μείωση της διηλεκτρικής αντοχής είναι δεδομένη κατά την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μέσου, γιατί η παραγωγή ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων γίνεται μεγαλύτερη. Στα πολυμερή μονωτικά υλικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι εξασθενούν οι δεσμοί των μορίων και επομένως η ενέργεια εξόδου των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων από το πλέγμα των μορίων είναι μικρότερη.

Η διάτρηση που προκαλείται μόνο από τη θερμότητα του περιβάλλοντος του στερεού μονωτικού μέσου, ονομάζεται θερμοχημική. Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι, μετά από μία τιμή της τάσης, η θερμοχημική διάτρηση δεν αντιμετωπίζεται με την αύξηση του πάχους της μόνωσης.

Η τάση αυτή ονομάζεται θερμική τάση ανατροπής και δίνεται από τη σχέση :

(3.6-1)

όπου α σταθερά του υλικού που εξαρτάται από τη μορφή της τάσης. Η σταθερά α έχει την τιμή 2,83 για καταπόνηση με  συνεχή τάση, ενώ για εναλλασσόμενη τάση είναι 1,88.

Η θερμική τάση ανατροπής αποτελεί το κριτήριο για το τεχνικοοικονομικό πάχος των στερεών μονωτικών στις πρακτικές εφαρμογές (όπως μετασχηματιστές, καλώδια κλπ). Η τιμή είναι για τα περισσότερα υλικά, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C και καταπόνηση με εναλλασσόμενη τάση 50Hz, της τάξης του 1ΜV.

Πρόσφατες έρευνες σε στερεά μονωτικά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον μέσο του στερεού μονωτικού ενισχύει τις μερικές εκκενώσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής. Έχει διαπιστωθεί ότι οι μερικές εκκενώσεις εκδηλώνονται, λόγω της θερμότητας του περιβάλλοντος, σε μικρότερες τιμές της τάσης απ' ότι σε κανονική θερμοκρασία (20°C), με αποτέλεσμα να συμβαίνει ο ιονισμός δια κρούσεως σε αρκετά μικρότερες τιμές του πεδίου απ' ότι κατά την καταπόνηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C.

Σημείωση

Τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα οδηγούν στο πρακτικό συμπέρασμα ότι, οι διηλεκτρικές δοκιμές τύπου θα πρέπει να διεξάγονται ακριβώς μετά τη δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (εφ' όσον βέβαια προβλέπεται η δοκιμή υπερθέρμανσης σε μία κατασκευή). Κατά τον τρόπο δηλαδή αυτόν, εξετάζεται ουσιαστικά η εκδήλωση των μερικών εκκενώσεων εντός των παραδεκτών ορίων υπερθέρμανσης μίας κατασκευής. Αν υποθέσουμε, ως παράδειγμα, ότι πρόκειται να γίνουν οι δοκιμές τύπου κατά τον ποιοτικό έλεγχο κάποιων μετασχηματιστών διανομής, τότε κρίνεται σκόπιμο να διεξάγονται οι διηλεκτρικές δοκιμές (δοκιμή υπό κρουστική τάση και δοκιμή με εναλλασσόμενη τάση βιομηχανικής συχνότητας) ακριβώς μετά το πέρας της δοκιμής ανύψωσης θερμοκρασίας, όπου η θερμοκρασία στο λάδι είναι της τάξης των 70°C.

.

# Συνδυασμοί των παραγόντων γήρανσης και διάτρησης

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 τα φαινόμενα προ και κατά τη διάτρηση των στερεών μονωτικών μπορούν να αποδοθούν σε τέσσερις βασικούς παράγοντες αποσταθεροποίησης των μορίων (απώλειες Joule, δυνάμεις Coulomb μερικές εκκενώσεις και θερμότητα του περιβάλλοντος), οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως παράγοντες γήρανσης και διάτρησης. Οι παράγοντες αυτοί συνδυάζονται στην πράξη με διαφορετική βαρύτητα, ανάλογα με την περίπτωση καταπόνησης του στερεού μονωτικού.

## Ο συνδυασμός της θερμότητας του περιβάλλοντος μέσου με τους άλλους παράγοντες γήρανσης και διάτρησης

Όπως είναι γνωστό, οι διεθνείς προδιαγραφές προσδιορίζουν τα ανώτερα όρια υπερθέρμανσης των ηλεκτρολογικών κατασκευών υψηλής τάσης, βάσει των οποίων καθορίζεται το ονομαστικό ρεύμα (δοκιμή υπερθέρμανσης ή ανύψωσης θερμοκρασίας). Έτσι, έχει γίνει αποδεκτό κάποιο όριο θέρμανσης, που είναι π.χ. της τάξης των 40(50°C στο λάδι, λόγω του οποίου, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η οριακή θερμοκρασία λειτουργίας να είναι της τάξης των 80(90°C. Όταν όμως συντρέχουν λόγοι μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής από άλλους παράγοντες, η θερμότητα του περιβάλλοντος μέσου ενισχύει συνήθως το ρόλο τους, γιατί :

- Αυξάνει η ειδική αγωγιμότητα.

- Διευκολύνεται η εξάσκηση δυνάμεων Coulomb, γιατί οι δεσμοί στο πλέγμα των μορίων των πολυμερών υλικών γίνονται ασθενέστεροι.

- Ενισχύεται ο ρόλος των μερικών εκκενώσεων, λόγω μεγαλύτερης ευκινησίας των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων, κυρίως στις φυσαλίδες αερίου.

Έτσι, αυξάνει διαχρονικά η tgδ και μειώνεται η διάρκεια ζωής του στερεού μονωτικού και των ηλεκτροτεχνικών κατασκευών γενικότερα. Η καταπόνηση, που υφίσταται το στερεό μονωτικό, ανάλογα με τη θερμότητα του περιβάλλοντος μέσου του φαίνεται ότι προκαλεί μείωση της τάσης για την θερμική διάτρηση, λόγω αύξησης της αγωγιμότητάς του (σχήμα 2-2). Επίσης, με την παραδοχή ότι στα στερεά μονωτικά εκδηλώνεται ιονισμός με κρούσεις κατά τη δενδροειδή ή την ηλεκτρομηχανική διάτρηση, μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια σχέση εδώ ανάλογη με οτι ισχύει για τα αέρια,όπου η αύξηση της θερμοκρασίας σημαίνει μείωση του μέσου ελεύθερου μήκους (λ) των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια). Γι` αυτό, η αύξηση της θερμότητας του περιβάλλοντος μέσου φαίνεται ότι προκαλεί μείωση και της τιμής της τάσης για την ηλεκτρική διάτρηση.

Στο σχήμα 4-1 δίνονται παραδείγματα μείωσης  της διηλεκτρικής αντοχής διαφόρων μονωτικών υλικών, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί από τον παραπάνω συνδυασμό της επίδρασης της θερμότητας του  περιβάλλοντος με τους υπόλοιπους παράγοντες γήρανσης και διάσπασης.

Σχήμα 4-1 : Μείωση της διηλεκτρικής αντοχής στερεά μονωτικά κατά την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μέσου.

1 : Βακελίτης, 2 : Πολυαιθυλένιο, 3 : Πολυστεστυρόλη

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στερεών μονωτικών υλικών όπου η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος δεν οδηγεί σε  μείωση της διηλεκτρικής αντοχής, τουλάχιστον σε κάποια περιοχή τους. Στο σχήμα 4-2 φαίνονται δύο παραδείγματα που ανήκουν στην περίπτωση αυτή. Μία ερμηνεία, για τη διαφορετική αυτή ανασύνδεση της μίκας (Glimmer) και του χαλαζία (Quarz) μπορεί να αποδοθεί σε αλληλοεξουδετέρωση των παραγόμενων ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων.

Αποτέλεσμα της παραπάνω εξουδετέρωσης φαίνεται ότι είναι η μείωση των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας και κατά συνέπεια η αύξηση της διηλεκτρικής αντοχής. Στη μίκα παρουσιάζεται το φαινόμενο αυτό μεταξύ -200 έως 100°C, ενώ στο χαλαζία εκδηλώνεται μόνο αύξηση της διηλεκτρικής αντοχής για τις θερμοκρασίες που δίνονται στο σχήμα.

Οι χαρακτηριστικές tgδ=f(θ) διαφόρων στερεών μονωτικών (σχήμα 4-3), κατά τη βιβλιογραφία, δείχνουν επίσης την αύξηση των συνολικών απωλειών με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, λόγω των οποίων μειώνεται η διηλεκτρική αντοχή.

Σχήμα 4-2 : Διηλεκτρική αντοχή της μίκας (1) και του κρυστάλλου χαλαζία (2) σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Σχήμα 4-3 : tgδ=f(θ) σε διάφορα στερεά μονωτικά.

Η μείωση των απωλειών που παρατηρείται σε κάποια περιοχή ορισμένων χαρακτηριστικών του σχήματος 4-3, κατά την αύξηση της θερμοκρασίας και της συχνότητας, μπορεί ίσως να αποδοθεί σε επανασύνδεση των παραγόμενων φορέων.

Πρόσφατες μετρήσεις με κρουστικές τάσεις σε στερεά μονωτικά, κατά την καταπόνηση τους σε διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (20°C, 40°C και 80°C), οδηγούν επίσης στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της ειδικής αγωγιμότητας (και επομένως η μείωση της διηλεκτρικής αντοχής) είναι δεδομένη, όσο αυξάνει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αυτό φαίνεται πολύ παραστατικά στα παλμογραφήματα του σχήματος 4-4, όπου οι μερικές εκκενώσεις γίνονται ισχυρότερες όταν αυξάνει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Σχήμα 4-4 : Αύξηση των μερικών εκκενώσεων λόγω μεγαλύτερης θερμοκρασίας στο περιβάλλον μέσο. α) θ=20°C, β) θ=40°C και γ) θ=80°C.

1: Ηλεκτρόδιο ακίδα (ακτίνα καμπυλότητας R=0,9mm).

2: Δοκίμιο: Pertinax (πάχους 1mm και διαμέτρου 150mm).

3: Ηλεκτρόδιο πλάκα (διαμέτρου 150mm).

Μορφή της κρουστικής τάσης: 250/2500μs.

Μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης: =28,8kV.

u1: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης.

u2: άλματα δυναμικού σε έναν πυκνωτή μέτρησης

Cm=1000μF σε σειρά με το δοκίμιο (συγκρίνατε με τη διάσπαση των θέσεων διαταραχής κατά το σχήμα 6.1.3-4 ή το σχήμα 6.1.3-5).

## Ο συνδυασμός των μερικών εκκενώσεων με τους άλλους παράγοντες γήρανσης και διάτρησης

Οι μερικές εκκενώσεις θεωρείται ότι είναι ο κυρίαρχος παράγοντας γήρανσης και διάσπασης των μονώσεων στην πράξη. Μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών μερικών εκκενώσεων, προεξέχοντα ρόλο έχουν οι τελευταίες, γιατί σχετίζονται με χημικές μεταβολές στον όγκο του υλικού (oι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις από ξένες επικαθίσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης). Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας των μερικών εκκενώσεων, εξετάζονται παρακάτω διάφορες περιπτώσεις συνεργασίας τους με τους άλλους παράγοντες μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής.

##### α) Ο συνδυασμός των μερικών εκκενώσεων με τις απώλειες Joule

Στην παράγραφο 2,1 θεωρήθηκε ότι η θερμική διάτρηση αρχίζει σε μία θέση του μονωτικού υλικού, όπου αρχικά, λόγω κάποιας ανομοιογένειας, υπάρχει η αιτία για τοπική αύξηση της αγωγιμότητας. Για να μελετηθεί ειδικά η θερμική διάτρηση, δεν πάρθηκε υπ' όψη η αύξηση της αγωγιμότητας από τις μερικές εκκενώσεις, που εμφανίζονται λόγω της μικρότερης διηλεκτρικής αντοχής, στην ανομοιογένεια του υλικού.

Προς κατανόηση της συμμετοχής των θέσεων διαταραχής, στον όγκο και την επιφάνεια του στερεού μονωτικού, έχει σχεδιαστεί στο σχήμα 4-5 η χαρακτηριστική Ε=f(x) του στερεού μονωτικού, όταν αυτό καταλαμβάνει όλο το χώρο μεταξύ των ηλεκτροδίων και δεν έχει ανομοιογένειες στον όγκο του, συγκριτικά με εκείνη του ανομοιογενούς στερεού μονωτικού με περιβάλλον μέσο το μονωτικό λάδι. Παρατηρούμε ότι στις θέσεις ανομοιογένειας, όπου η αγωγιμότητα είναι αυξημένη έναντι του υπόλοιπου "υγιούς" τμήματος του συνδυασμού των δύο μονωτικών (στερεό μονωτικό-μονωτικό λάδι), η πεδιακή ένταση έχει μεγαλύτερες τιμές από ότι αν δεν υπάρχουν ανομοιογένειες.

Τη συμμετοχή αυτή των ανομοιογενειών στη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής μπορεί να λάβει κανείς υπ' όψη σαν να πρόκειται για αύξηση της ειδικής αγωγιμότητας του υπόλοιπου "υγιούς τμήματος" του μονωτικού από την πεδιακή ένταση.

Σχήμα 4-5 : Αύξηση της πεδιακής έντασης στις θέσεις ανομοιογενειών του στερεού μονωτικού.

ε1 έως ε5: διηλεκτρικές σταθερές

ε1: Μονωτικό λάδι

ε2: Ανομοιογένειες στο επιφανειακό φιλμ (ε1<ε2).

ε3: Στερεό μονωτικό (ε3>ε1).

ε4, ε5: ανομοιογένειες στον όγκο του στερεού μονωτικού (ε3>ε4 και ε3>ε5).

- - -: Χαρακτηριστική του στερεού μονωτικού όταν δεν καταλαμβάνει όλο τον χώρο μεταξύ των ηλεκτροδίων και δεν έχει θέσεις διαταραχής στον όγκο του.

( : Χαρακτηριστική με θέσεις διαταραχής και περιβάλλον το μονωτικό λάδι.

Για το ανομοιογενές στερεό μονωτικό έχουμε επομένως κατά τη σχέση 2.1-3 :

(4.2-1)

και στην περίπτωση της διάτρησης (στην τιμή Uθε):

(4.2-2)

ή:                                                                       (4.2-3)

Η οριακή τιμή δίνεται από τη διαφόριση του αριστερού και του δεξιού τμήματος της παραπάνω σχέσης ως προς θ  :

(4.2-4)

Από τις σχέσεις 4.2-3 και 4.2-4 φαίνεται ότι βθ=1 και επομένως η οριακή τιμή της τάσης διάσπασης είναι :

(4.2-5)

Σε συνδυασμό με τη σχέση 2.1-8, η μείωση της τάσης για τη θερμική διάτρηση (ΔU1), λόγω συμμετοχής των μερικών εκκενώσεων είναι:

(4.2-6)

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που ερμηνεύεται ικανοποιητικά από τις σχέσεις 4.2-5 και 4.2-6 έχει δοθεί ήδη στο σχήμα 2-2.

##### β) η μείωση της τάσης για την ηλεκτρική διάτρηση, λόγω εκδήλωσης μερικών εκκενώσεων

Αν πάρει κανείς υπ' όψη στη σχέση 2.2-1 την αύξηση της ειδικής αγωγιμότητας από τις μερικές εκκενώσεις στην θέση όπου εκδηλώνεται η μερική εκκένωση , τότε, με την παραδοχή ότι η απαγόμενη θερμική ισχύς είναι πρακτικά  μηδενική ισχύει :

(4.2-7)

και για τη διάτρηση στην τιμή Uηε (λόγω συνδυασμού μεταξύ των δυνάμεων Coulomb και των μερικών εκκενώσεων) :

(4.2-8)

H τάση διάτρησης μειώνεται δηλαδή κατά την τιμή ΔU2 :

(4.2-9)

##### γ) Η μείωση της θερμικής τάσης ανατροπής από τις μερικές εκκενώσεις

Αν πάρει κανείς υπ' όψη στη σχέση 3.6-1 την αύξηση της ειδικής αγωγιμότητας λόγω μερικών εκκενώσεων, τότε η θερμική τάση ανατροπής Uxε (λόγω του συνδυασμού της θερμότητας του περιβάλλοντος με τις μερικές εκκενώσεις) θα είναι :

(4.2-10)

Για τη μείωση της τιμής της θερμικής τάσης ανατροπής λόγω μερικών εκκενώσεων ισχύει επομένως :

(4.2-11)

##### δ) Η διάτρηση μετά από έναν αριθμό κρούσεων (συνδυασμός των μερικών εκκενώσεων με τις απώλειες Joule και τις δυνάμεις Coulomb)

Ο συνδυασμός αυτός των παραγόντων γήρανσης και διάτρησης, κατά την καταπόνηση στερεών πολυμερών μονωτικών υλικών (εντός μονωτικού ελαίου) με ένα αριθμό κρούσεων m (της μορφής 1,2/50μs, ή 10/200μs, ή 250/2500μs), που έχουν αρκετά μικρότερη μέγιστη τιμή από εκείνη για τη διάτρηση με μία κρούση, έχει αποδοθεί σε δύο φαινόμενα :

- Το θερμικό φαινόμενο (μείωση της διηλεκτρικής αντοχής, μόλις προ της εφαρμογής της τελευταίας κρούσης, λόγω αύξησης της ειδικής αγωγιμότητας από τις μερικές εκκενώσεις).

- Την ηλεκτρομηχανική διάτρηση κατά την τελευταία κρούση (m) στην τιμή  ή πολύ πλησίον αυτής.

Το θερμικό φαινόμενο θεωρείται ότι είναι μία τεχνητή γήρανση, μέχρι προ της εφαρμογής της τελευταίας κρούσης, λόγω του οποίου το υλικό απέκτησε σε μία περιοχή του (όπου εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις) την ειδική αγωγιμότητα :

(4.2-12)

(όπου : θm η θερμοκρασία  και βm ένας συντελεστής του υλικού, που εξαρτώνται από την τιμή , τη συχνότητα των κρούσεων (χρόνος μεταξύ των διαδοχικών κρούσεων) και τη μορφή της εφαρμοζόμενης κρουστικής τάσης).

Στην περιοχή δηλαδή, όπου συμβαίνουν οι μερικές εκκενώσεις, το υλικό άλλαξε, λόγω των χημικών διεργασιών, τις φυσικές του ιδιότητες σε βάρος της διηλεκτρικής αντοχής του, ώστε τελικά να πρόκειται για ένα "άλλο" μονωτικό, το οποίο πλέον διασπάται ηλεκτρομηχανικά στη mn κρούση (όπως στην περίπτωση β, που αναφέρθηκε παραπάνω). Κατά αντιστοιχία επομένως προς την σχέση 2.2-1 ισχύει :

(4.2-13)

(όπου Cm η θερμοχωρητικότητα, μόλις προ της εφαρμογής της τελευταίας κρούσης, η οποία εξαρτάται επίσης από τους παράγοντες, που προαναφέρθηκαν για τις τιμές βm και θm). Έτσι, για τη διάσπαση στην τιμή Uκ έχουμε (αντίστοιχα με τη σχέση 6.1.2-2) :

(4.2-14)

όπου Τs ο χρόνος μετώπου της κρουστικής τάσης.

Επομένως, η μείωση της μέγιστης τιμής της κρουστικής τάσης για τη διάτρηση (συγκριτικά προς εκείνη κατά τη διάτρηση χωρίς προηγούμενη τεχνητή γήρανση) είναι :

(4.2-15)

Σύμφωνα με την προηγούμενη θεωρία φαίνεται, ότι μέχρι τη m-1 κρούση η ενέργεια, που παρέχεται στο στερεό μονωτικό, μετατρέπεται στη θερμότητα που παραμένει στη θέση της προσεχούς διάτρησης και σε εκείνη που μεταδίδεται στο υπόλοιπο υλικό (ανάλογα με τη συχνότητα των κρούσεων). Μπορεί κανείς να υποθέσει, ότι κατά την εφαρμογή της τελευταίας κρούσης (m) η θερμοκρασία στη συγκεκριμένη θέση του υλικού έχει αποκτήσει την κρίσιμη για τη διάτρηση τιμή της. Για το μέρος της ενέργειας επομένως, που παρέχεται επί m φορές στο στερεό μονωτικό ισχύει :

(4.2-16)

όπου:

: το μέρος της ενέργειας, που παρέχεται στο υλικό μέχρι τη m-1 κρούση,

: το μέρος της ενέργειας που παρέχεται στο μονωτικό μόλις προ της διάτρησης κατά τη mn κρούση,

: η θερμότητα, που μεταδίδεται μέχρι προ της εφαρμογής της mης κρούσης,

: η θερμότητα, που έχει παραμείνει στη συγκεκριμένη θέση προ της διάτρησης, και

: η ενέργεια κατά τη διάτρηση.

Επειδή κατά τη διάτρηση είναι :

(4.2-17)

από την σχέση 6.15-16 έπεται ότι :

(4.2-18)

ή

δηλαδή :

(4.2-19)

όπου α1, α2 και α3 συντελεστές, που εξαρτώνται από την τιμή , τη συχνότητα των κρούσεων, τη μορφή της τάσης και το πάχος του υλικού (το οποίο είναι καθοριστικό για την τιμή της πεδιακής έντασης). Αν λάβει κανείς υπ` όψη τη σημασία της πολικότητας της ακίδας και τη μείωση του χρόνου διάσπασης με την αύξηση της διάρκειας του μετώπου της κρουστικής τάσης, τότε oι χαρακτηριστικές  έχουν τη μορφή, που δίνεται στο σχήμα 4-6.

Σχήμα 4-6 : Χαρακτηριστικές .

m : Αριθμός κρούσεων για τη διάτρηση

Ts: Χρόνος μετώπου της κρουστικής τάσης

: Μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης

Κατά την καταπόνηση του στερεού μονωτικού, που αναλύθηκε προηγουμένως θεωρήθηκε, ότι η μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης είναι αρκετά μικρότερη από εκείνη για τη διάτρηση με μία κρούση. Από πειράματα, που έχουν γίνει με κρουστικές τάσεις της μορφής 1,2/50μs και 10/200μs, σε τιμές  πλησίον της περιοχής διάτρησης (πίνακας.2-1), έχει διαπιστωθεί ότι, εκτός από τη θερμική καταπόνηση, δημιουργούνται μικρά θραύσματα στη θέση προσεχούς διάσπασης. Μπορεί κανείς να υποθέσει, ότι στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν στην τεχνητή γήρανση του υλικού (από κρούση σε κρούση) και οι δυνάμεις Coulomb. Η εικόνα, την οποία παρουσιάζει το δοκίμιο κατά τη γήρανση δίνεται στο σχήμα 4-7 και ονομάζεται εικόνα επιφανειακών διαταραχών. Πρόκειται για μία μόνιμη παραμόρφωση του υλικού, η οποία σχετίζεται με την εκδήλωση φωτεινής ακτινοβολίας (υπό μορφή δενδρίτη) , που παρατηρεί κανείς κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων. Τα σπήλαια και ο κρατήρας έχουν αποδοθεί στη θερμική καταπόνηση του μονωτικού, γιατί φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα κάποιας τήξης του υλικού στα ίχνη του επιφανειακού δενδρίτη. Τα θραύσματα, που προαναφέρθηκαν, δημιουργούνται κυρίως στην περιοχή του κρατήρα, η οποία είναι και η θέση, όπου θα συμβεί η διάτρηση. Πρόσφατες πειραματικές έρευνες έχουν δείξει ότι η εικόνα επιφανειακών διαταραχών συρρικνώνεται όσο αυξάνει η διάρκεια του μετώπου της κρουστικής τάσης (υπό σταθερή τιμή  η εικόνα των επιφανειακών διαταραχών είναι π.χ. μεγαλύτερη κατά την καταπόνηση με κρουστική τάση της μορφής 1,2/50μs, ως προς εκείνη με κρουστική τάση 10/200μs. Έχει επίσης διαπιστωθεί, ότι η εικόνα των επιφανειακών διαταραχών περιορίζεται, όσο μειώνεται ο συντελεστής χρησιμοποίησης της διάταξης των ηλεκτροδίων.

Όταν τελικά συμβεί η διάτρηση μετά από m κρούσεις, τότε παρατηρεί κανείς μία μικρή τρύπα διάτρησης (με διάμετρο μικρότερη από 0,1mm), ως προέκταση του κρατήρα (σχήμα 4-8).

Σχήμα 4-7 : Παράδειγμα εικόνας επιφανειακών διαταραχών κατά την καταπόνηση στερεών οργανικών μονωτικών με κρουστική τάση της μορφής 1,2/50μs για τιμή  πλησίον της περιοχής τιμών για τη διάτρηση

α : ακίδα (R(1mm)

β : στερεό μονωτικό

γ : πλάκα

1 : κρατήρας

2 : σπήλαια

Σχήμα 4-8 : Παράδειγμα της εικόνας διάτρησης μετά από την καταπόνηση στερεών οργανικών μονωτικών με κρουστική τάση της μορφής 1,2/50μs για τιμή  πλησίον της περιοχής τιμών για τη διάτρηση

α : ακίδα (R(1mm)

β : στερεό μονωτικό

γ : πλάκα

1 : κρατήρας

2 : σπήλαια

3 : οπή διάτρησης

Στο σχήμα 4-9 δίνεται ένα παράδειγμα διάτρησης του βακελίτη (πάχος 1mm) σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου, υπό διάταξη "ακίδα-πλάκα", κατά την καταπόνησή του με κρουστική τάση της μορφής 10/200μs, με μέγιστη τιμή πλησίον της περιοχής τιμών για τη διάτρηση (πίνακας 2-1). Παρατηρεί κανείς ότι το παλμογράφημα αυτό είναι της ίδιας μορφής με εκείνο της ηλεκτρομηχανικής διάτρησης του σχήματος 3.7β. Επίσης, οι πειραματικές χαρακτηριστικές του σχήματος 4-10 (για το στερεό μονωτικό pertinax πάχους 1mm) εξηγούνται ικανοποιητικά από τις θεωρητικές του σχήματος 4-6.

Σχήμα 4-9 : Διάτρηση του βακελίτη (πάχους 1mm) με κρουστική τάση της μορφής 10/200μs. =72kV

Σχήμα 4-10 :  για το στερεό μονωτικό Pertinax.

Ηλεκτρόδια : ακίδα- πλάκα

Δοκίμιο    : pertinax πάχους 1 mm εντός μονωτικού ελαίου

m : αριθμός κρούσεων για τη διάτρηση

+ : θετική πολικότητα της ακίδας

- : αρνητική πολικότητα της ακίδας

Όπως δείχνεται στο σχήματα 4-7 και 4-8 ο κρατήρας και η τρύπα διάτρησης σχηματίζονται σε μία απόσταση x από την ακίδα (συνήθως μερικά mm), αν και η μέγιστη τιμή του πεδίου είναι στην κορυφή της ακίδας. Η ίδια παρατήρηση ισχύει για την τρύπα διάτρησης, όταν η διάτρηση συμβαίνει με μία μόνο κρούση. Αυτό φαίνεται ότι οφείλεται :

α) στην στατιστικότητα του φαινομένου (είναι στατιστικά αδύνατο να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ακίδα η επικρατέστερη θέση διαταραχής, και

β) σε πολύ μικρή απόσταση από την ακίδα μετακινούνται, υπό την επίδραση της επιφανειακής συνιστώσας της πεδιακής έντασης οι ετερώνυμοι προς αυτήν ελεύθεροι ηλεκτρικοί φορείς του επιφανειακού φιλμ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρακτικά επέκταση του ίχνους της ακίδας (σχήμα 4-11).

Η παραπάνω παρατήρηση για τη θέση της τρύπας διάτρησης ισχύει επίσης κατά την καταπόνηση με κρουστικές τάσεις χειρισμών (μορφή κρουστικής τάσης 250/2500μs), καθώς και εκείνη με εναλλασσόμενη ή συνεχή τάση. Από έρευνες, που έχουν γίνει με τις παραπάνω μορφές τάσης (με ακτίνα καμπυλότητα της ακίδας 0,9mm ή 1mm) δεν έχει διαπιστωθεί κατά την τεχνητή γήρανση πολυμερών στερεών μονωτικών (πάχους 1mm ή 2mm) η εκδήλωση κρατήρα ή σπηλαίων, ούτε έχει παρατηρηθεί η εκδήλωση επιφανειακού δενδρίτη (ανεξαρτήτως της τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης). Η διαφορά αυτή ως προς την εικόνα των επιφανειακών διαταραχών, που παρουσιάζεται κατά την τεχνητή γήρανση με κρουστικές τάσεις 1,2/50μs και 10/200μs, είναι μία σημαντική παρατήρηση, που έχει οδηγήσει (σε συνδυασμό με μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών) στο διαχωρισμό μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων στο διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της εφαρμοζόμενης στο στερεό μονωτικό τάσης.

Σχήμα 4-11 : Επεξήγηση της σημασίας της επιφανειακής συνιστώσας της πεδιακής έντασης στον καθορισμό του κρατήρα και γενικότερα της θέσης διάτρησης, κατά την καταπόνηση στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις της μορφής 1,2/50μs και 10/200μs.

1 : ακίδα, 2 : πλάκα

α) επιφανειακό φιλμ

β) στερεό μονωτικό

( :  θέση όπου εκδηλώνεται ο κρατήρας (και γενικότερα η διάτρηση)

## Ο συνδυασμός των τεσσάρων βασικών παραγόντων γήρανσης και διάτρησης

Το αποτέλεσμα του συνδυασμού των τεσσάρων παραγόντων γήρανσης και διάτρησης (απώλειες Joule, μερικές εκκενώσεις, δυνάμεις Coulomb και θερμότητα του περιβάλλοντος) εξαρτάται από το πώς αυτοί εκδηλώνονται διαχρονικά.

Αν θεωρηθεί π.χ., ότι πρόκειται για γήρανση του υλικού, τότε η καταπόνηση είναι κυρίως θερμική, οπότε από τη σχέση 2.1-3 έχουμε :

(4.3-1)

όπου u η στιγμιαία τιμή της τάσης για τη διάτρηση και θ η διαφορά θερμοκρασίας ως προς το περιβάλλον. Από την παραπάνω σχέση και την σχέση 2.1-8 ο χρόνος διάτρησης είναι:

(4.3-2)

Αν θεωρηθεί, ότι λόγω προηγούμενης γήρανσης, συμβαίνει τελικά η διάτρηση για U>Uθ (ηλεκτρική διάτρηση) και ότι :

τότε, από την σχέση 4.3-2 έχουμε :

(4.3-3)

ή  :                                                                                            (4.3-4)

όπου α ένας συντελεστής του υλικού.

Η παραπάνω σχέση δίνει μία πιθανή ερμηνεία για τη διάτρηση των στερεών μονωτικών, σε καταπονήσεις μικρής χρονικής διάρκειας. Πράγματί, η σχέση 4.2-10 για τη διάτρηση μετά από έναν αριθμό κρούσεων (βλέπετε χαρακτηριστικές των σχημάτων 4-6 και 4-10) φαίνεται ότι εναρμονίζεται με την σχέση 4.3-4, γιατί ο αριθμός των κρούσεων (m) σχετίζεται με τον χρόνο καταπόνησης.

Σχήμα 4-12 : Βελτίωση του ισοδύναμου κυκλώματος των Gemant και Philipoff, ώστε να αποδίδεται από αυτό η γήρανση και η ηλεκτρομηχανική διάτρηση.

C : Ιδανική χωρητικότητα της διάταξης.

C1: Χωρητικότητα, που παριστάνει τις εσωτερικές θέσεις διαταραχών (κυρίως φυσαλίδες αερίων).

C2: Χωρητικότητα, που παριστάνει το υπόλοιπο υγιές τμήμα του στερεού μονωτικού.

Cε: Χωρητικότητα, που παριστάνει τις εξωτερικές θέσεις διαταραχών.

C3: Χωρητικότητα, που παριστάνει το υπόλοιπο υγιές τμήμα του επιφανειακού φιλμ.

Cπ: Χωρητικότητα, που παριστάνει την πόλωση του υλικού για τη διάτρηση από τις δυνάμεις του πεδίου.

R1: Αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1.

R2: Αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ2.

Rπ, Σπ: Διαδρομή εκκένωσης κατά τη διάσπαση του Cπ (Rπ αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ).

Από πρόσφατες πειραματικές έρευνες έχει προταθεί ένα ισοδύναμο κύκλωμα, που αποδίδει ικανοποιητικά την ηλεκτρομηχανική διάτρηση και τις μερικές εκκενώσεις (σχήμα 4-12). Όπως φαίνεται πρόκειται ουσιαστικά για μία παράλληλη σύνδεση ενός πυκνωτή Cπ, προς το ισοδύναμο κύκλωμα των Gemant και Philipoff. Ο πυκνωτής αυτός εκφράζει την πόλωση του υλικού, λόγω της οποίας συμβαίνει η μηχανική τάνυσή του από τις δυνάμεις του πεδίου. Η διαδρομή εκκένωσης εκφράζεται στην περίπτωση αυτή με τον σπινθηριστή Σπ και την αντίσταση του τόξου Rπ (υποτίθεται ότι ο Σπ διασπάται ταυτόχρονα με τον πυκνωτή Cπ). Για να αποδίδει το ισοδύναμο αυτό κύκλωμα το συνδυασμό όλων των παραγόντων γήρανσης και διάσπασης (κατά τη μακροσκοπική θεωρία), φαίνεται ότι θα πρέπει να γίνει η παράλληλη σύνδεση μίας μεταβλητής αγωγιμότητας, που θα εκφράζει τις θερμικές απώλειες (απώλειες Joule και ενίσχυσή τους από τις μερικές εκκενώσεις) και την καταπόνηση του υλικού από τη θερμότητα του περιβάλλοντος (σχήμα 4-13).

Σχήμα 4-13 : Ένα ισοδύναμο κύκλωμα συνδυασμού όλων των παραγόντων γήρανσης και διάτρησης.

C : Ιδανική χωρητικότητα της διάταξης.

C1: Χωρητικότητα, που παριστάνει τις εσωτερικές θέσεις διαταραχών (κυρίως φυσαλίδες αερίων).

C2: Χωρητικότητα, που παριστάνει το υπόλοιπο υγιές τμήμα του στερεού μονωτικού.

Cε: Χωρητικότητα, που παριστάνει τις εξωτερικές θέσεις διαταραχών.

C3: Χωρητικότητα, που παριστάνει το υπόλοιπο υγιές τμήμα του επιφανειακού φιλμ.

Cπ: Χωρητικότητα, που παριστάνει την πόλωση του υλικού για τη διάτρηση από τις δυνάμεις του πεδίου.

R1: Αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1.

R2: Αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ2.

Rπ, Σπ: Διαδρομή εκκένωσης κατά τη διάσπαση του Cπ (Rπ αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ).

G : αγωγιμότητα λόγω των απωλειών του διηλεκτρικού καθώς και την ενίσχυσή τους από τις μερικές εκκενώσεις και τη θερμότητα του περιβάλλοντος.

Στον πίνακα 4-1 δίνονται συνοπτικά οι βασικές περιπτώσεις συνδυασμού των παραγόντων γήρανσης και διάτρησης, που εξετάστηκαν στην παράγραφο αυτή. Οι θεωρητικές σχέσεις του πίνακα 4-1 δεν δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού της τάσης διάτρησης (γιατί περιλαμβάνουν αρκετές άγνωστες τιμές, που πρέπει να βρεθούν με μετρήσεις), δίνουν όμως τη δυνατότητα κατανόησης των φαινομένων, όταν οι μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών συνδυάζονται με παρατηρήσεις σχετικά με την αλλαγή της μοριακής δομής.

| α/α | Παράγοντες που συμμετέχουν στην αλλαγή της μοριακής δομής | Θεμελιώδεις σχέσεις | Οριακή τιμή της τάσης για τη διάτρηση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συνδυασμός της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος με τους άλλους παράγοντες διάτρησης | Η θερμότητα του περιβάλλοντος μέσου ενισχύει συνήθως όλους τους παράγοντες γήρανσης και διάτρησης. |
| 2 | Μερικές εκκενώσεις και απώλειες Joule | 1) 2) | (μείωση της τάσης για τη διάτρηση : ) |
| 3 | Μερικές εκκενώσεις και δυνάμεις Coulomb | 1) 2) | (μείωση της τάσης για τη διάτρηση : ) |
| 4 | Μερικές εκκενώσεις και θερμοκρασία περιβάλλοντος | 1) 2) | (μείωση της τάσης για τη διάτρηση : ) |
| 5 | Συνδυασμός των τεσσάρων* βασικών παραγόντων διάτρησης |  | Εξαρτάται από τον παράγοντα που υπερισχύει κατά τη διάτρηση |

Πίνακας 4-1 : Βασικές σχέσεις μίας θεωρητικής ερμηνείας για τη γήρανση και διάτρηση των στερεών μονωτικών.

* : μερικές εκκενώσεις, απώλειες Joule, δυνάμεις Coulomb και θερμοκρασία περιβάλλοντος.

# Στατιστικές μετρήσεις των μερικών εκκενώσεων

Για την πειραματική έρευνα των μερικών εκκενώσεων, μέσω παλμογραφημάτων (ή μετρήσεων των κυματομορφών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα), έχουν προταθεί διάφορες έννοιες, όπως π.χ. στο σχήμα 5-1 για μετρήσεις με κρουστικές τάσεις. Με παρόμοιες σκέψεις, μπορεί κανείς να καθορίσει μεγέθη για τη μελέτη των μερικών εκκενώσεων κατά την καταπόνηση με άλλες μορφές τάσεων, καθώς και με άλλα τετράπολα μέτρησης (συνήθως ωμική αντίσταση, αντί του πυκνωτή, ή συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων μέτρησης, σχήμα 5-2). Στο σχήμα π.χ. 5-3 δίνεται ένα παράδειγμα καθορισμού εννοιών, για παλμογραφήματα των μερικών εκκενώσεων, υπό ημιανορθωμένη τάση καταπόνησης.

Σχήμα 5-1 : Παράδειγμα καθορισμού ορισμένων εννοιών για τη στατιστική μελέτη των μερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά, των πρακτικών εφαρμογών, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης.

T1 : Χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων.

T2 : Χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων.

Q0 : Φορτίο έναρξης των μερικών εκκενώσεων.

Q2 : Φορτίο περαίωσης των μερικών εκκενώσεων.

uκ : Στιγμιαία τιμή της εφαρμοζόμενης κρουστικής τάση.

u0 : Τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (στιγμιαία τιμή).

Δu : Άλμα δυναμικού.

ΔQ : Αύξηση φορτίου.

Με βάση τις παραπάνω έννοιες έχουν σχεδιαστεί διάφορες χαρακτηριστικές, όπως : η χαρακτηριστική Q=f(), η χαρακτηριστική u0=f(),ο χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων σε συνάρτηση με την μέγιστη τιμή της τάσης, κλπ. Οι τιμές των χαρακτηριστικών αυτών βασίζονται συνήθως σε μετρήσεις επί ενός αρκετά μεγάλου αριθμού δοκιμίων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η χαρακτηριστική Q=f(),η οποία φαίνεται ότι είναι εκθετικής μορφής (σχήμα 5-4), με αποκλίσεις από αυτήν, που έχουν αποδοθεί στη στατιστικότητα των ανομοιογενειών των στερεών μονωτικών των πρακτικών εφαρμογών, καθώς και στην εκδήλωση και άλλων παραγόντων μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής, όπως π.χ. των δυνάμεων Coulomb κατά την καταπόνηση οργανικών στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις της μορφής 1,2/50μs ή 10/200μs, όπου παρατηρούνται μηχανικές βλάβες (θραύσματα) στο υλικό σε βάρος της εκδήλωσης των μερικών εκκενώσεων. Στο σχήμα 5-5 δίνεται ένα τυπικό παράδειγμα τεχνητής γήρανσης, από όπου φαίνεται η σημαντική μείωση των αλμάτων δυναμικού κατά την 90η κρούση, ως προς την 60η. Από ταυτόχρονες παρατηρήσεις της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών, εύκολα διαπιστώνεται, ότι η μείωση των αλμάτων δυναμικού (και επομένως του φορτίου Q στον πυκνωτή μέτρησης) σχετίζεται με τις μηχανικές κακώσεις (θραύσματα) στην επιφάνεια του μονωτικού.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα των ερευνών του είδους αυτού είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων στο διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της εφαρμοζόμενης τάσης στο στερεό μονωτικό. Έχει διαπιστωθεί ότι:

- οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή μηδενισμού της τάσης, ή γενικότερα στην περιοχή της μέγιστης χρονικής μεταβολής της.

- οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή, όπου δεν μηδενίζεται η τάση.

Σχήμα 5-2 : Απλοποιημένο κύκλωμα μέτρησης των μερικών εκκενώσεων μέσω "ωμικού-χωρητικού" τετράπολου μέτρησης, κατά  την καταπόνηση του δοκιμίου με εναλλασσόμενη τάση 50 Hz.

H.Τ.: Μετασχηματιστής υψηλής τάσης.

Ck  : Πυκνωτής υψηλής τάσης.

u  : Στιγμιαία τιμή της εναλλασσόμενης τάσης (η οποία μετράται σε ένα ωμικό-χωρητικό τετράπολο).

um : Στιγμιαία τιμή της τάσης στο ωμικό-χωρητικό τετράπολο μέτρησης των μερικών εκκενώσεων.

ιm  : Στιγμιαία τιμή του ρεύματος λόγω μερικών εκκενώσεων.

Δu  : Μεταβολές στην εφαρμοζόμενη τάση λόγω μερικών εκκενώσεων.

Τα παραπάνω σημαίνουν π.χ. για καταπονήσεις με κρουστικές τάσεις, ότι : οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του μετώπου της κρουστικής τάσης, ενώ οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια της ουράς της κρουστικής τάσης.

Μία πειραματική προσέγγιση του παραπάνω διαχωρισμού, μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, έχει δοθεί από παλμογραφήματα των αλμάτων δυναμικού σε στερεά οργανικά μονωτικά, με κρουστικές τάσεις διαφόρων μορφών (σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα), που συνδυάστηκαν με ταυτόχρονες οπτικές παρατηρήσεις της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών κατά το σχήμα 5-7. Στον πίνακα 5-1 δίνονται αποτελέσματα των στατιστικών αυτών μετρήσεων, που αφορούν οργανικά στερεά μονωτικά με εr(2,5(4,5, από τα οποία συμπεραίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, που προαναφέρθηκε. Φαίνεται επίσης, ότι οι κρουστικές τάσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας (τάσεις χειρισμών) προκαλούν κυρίως εσωτερικές μερικές εκκενώσεις (ενισχύοντας έτσι τη γήρανση των στερεών μονωτικών υλικών), ενώ οι κεραυνικές τάσεις (μορφή κρουστικής τάσης 1,2/50μs) σχετίζονται περισσότερο με εξωτερικές μερικές εκκενώσεις.

Σχήμα 5-3 : Παράδειγμα Καθορισμού ορισμένων εννοιών για την στατιστική μελέτη των μερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά, των πρακτικών εφαρμογών, υπό ημιανορθωμένες τάσεις καταπόνησης.

Τ1 : Χρόνος έναρξης  των μερικών εκκενώσεων.

U0 : Τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (στιγμιαία τιμή).

Δu : άλμα δυναμικού

Σχήμα 5-4 : Χαρακτηριστική Q2=f() για τον βακελίτη (πάχους 2mm), υπό κρουστικές τάσεις 10/200μs, 100/2500μs και 250/2500μs.

Περιβάλλον μέσο : μονωτικό λάδι

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα

Cm: 1000nF

Σχήμα 5-5 : Άλματα δυναμικού κατά την 60η και την 90η κρούση στο pertinax (πάχους 2mm).

Μορφή τάσης : 1,2/50μs (=99,7kV).

Περιβάλλον μέσο : μονωτικό λάδι.

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα.

Cm : 210nF.

| Μορφή τάσης σε μs | Δενδρίτης | Εικόνα επιφανειακών διαταραχών | Άλματα Δυναμικού | Συμπεράσματα για τις μερικές εκκενώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2/50 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | στην ουρά | εξωτερικές μερικές εκκενώσεις |
| 10/200 | ΝΑΙ (αλλά μικρότερος από εκείνον κατά την καταπόνηση με κρουστική τάση 1,2/50μs | ΝΑΙ (αλλά μικρότερη από εκείνη κατά την καταπόνηση με κρουστική τάση 1,2/50 μs | στην ουρά και στο μέτωπο | εξωτερικές και εσωτερικές μερικές εκκενώσεις |
| 250/2500 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | στο μέτωπο | εσωτερικές μερικές εκκενώσεις |

Πίνακας 5-1 : Αποτελέσματα της συσχέτισης μεταξύ εμφάνισης των αλμάτων δυναμικού και της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών.

Μία άλλη πειραματική προσέγγιση του διαχωρισμού μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, ως προς τον χρόνο εκδήλωσής τους (υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης), έχει βασιστεί σε χαρακτηριστικές Τ1=f() και T2= f() σε συνδυασμό με οπτικές παρατηρήσεις για την εικόνα των επιφανειακών διαταραχών. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ο χρόνος έναρξης (Τ1) των μερικών εκκενώσεων (στα μονωτικά υλικά και το είδος της καταπόνησης, που προαναφέρθηκαν), καθώς και ο χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων (Τ2), υπό κρουστικές τάσεις 250/2500μs), ώστε σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις του πίνακα 5-1 για την εικόνα των επιφανειακών, να καταλήγει κανείς στο ίδιο συμπέρασμα.

Σχήμα 5-6 : 1) Χαρακτηριστική Τ1=f() κατά την καταπόνηση στερεών οργανικών μονωτικών (πάχους 2mm και εr(2,5(4,5) με κρουστικές τάσεις 1,2/50μs, 10/200μs και 250/2500μs.

2) Χαρακτηριστική Τ2=f() κατά την καταπόνηση των υλικών αυτών με κρουστικές τάσεις 250/2500μs.

Περιβάλλον μέσο : μονωτικό λάδι.

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα.

Ι : 2 φορές η τυπική απόκλιση.

# Το φαινόμενο της πολικότητας σε πολυμερή στερεά μονωτικά κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων

Από την μέση καμπύλη των χαρακτηριστικών του σχήματος 5-6 γίνεται επίσης φανερή η εκδήλωση του φαινομένου της πολικότητας, όπως και κατά τη διάτρηση. Οι επικαλύψεις τιμών, που παρατηρούνται μπορούν να αποδοθούν στη διαφορετική κατανομή των θέσεων διαταραχής από δοκίμιο σε δοκίμιο (τα οργανικά στερεά μονωτικά είναι ανομοιογενή και δεν είναι δυνατό να υπάρχει συμμετρική κατανομή των θέσεων διαταραχής από δοκίμιο σε δοκίμιο). Πάντως, το φαινόμενο της πολικότητας γίνεται φανερό στα άλματα δυναμικού από την κύρτωση (παρέκκλιση) της um(t) προς τον άξονα του χρόνου (σχήμα 6-1).

Σχήμα 6-1 : Τυπικά παλμογραφήματα των αλμάτων δυναμικού κατά την καταπόνηση πολυμερών στερεών μονωτικών εντός μονωτικού ελαίου, υπό κρουστικές τάσεις της μορφής 1,2/50μs.

(1: Ηλεκτρόδιο ακίδα, 2: Δοκίμιο, 3: Ηλεκτρόδιο πλάκα, Cm: Πυκνωτής μέτρησης).

# H κβαντομηχανική θεωρία της γήρανσης και της διάσπασης των στερεών μονωτικών

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2, η γήρανση και η διάσπαση των στερεών μονωτικών οφείλονται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες (απώλειες Joule, μερικές εκκενώσεις, δυνάμεις Coulomb, και θερμότητα του περιβάλλοντος). Οι παράγοντες αυτοί δεν περιλαμβάνουν όμως στοιχεία για φαινόμενα, που δεν μπορεί κανείς να ακούσει, ή να παρατηρήσει, όπως :

- ο ιονισμός με κρούσεις, που πιστεύεται ότι εκδηλώνεται στα στερεά μονωτικά, και

- το μη ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η συσχέτισή του με φωτεινά φαινόμενα και καταπονήσεις, που παρατηρούνται στο υλικό (θερμικές, ή μηχανικές , ή και τα δύο : π.χ. κατά τα σχήματα 4-7 και 4-8), που θα έδινε περισσότερες πληροφορίες για τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής.

Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και άλλες, δόθηκαν με κβαντομηχανική ερμηνεία των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών, η οποία βασίζεται κυρίως :

- στις μετρήσεις των αλμάτων δυναμικού κατά την καταπόνηση στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις (δηλαδή από παλμογραφήματα όπως εκείνα των σχημάτων : 3-7, 4-4, 4-9, 5-1 και 6-1),

- στις κρούσεις φορτίου, που είναι η κυματομορφή (το παλμογράφημα) της πτώσης τάσης σε ένα ωμικό τετράπολο μέτρησης (ως στοιχείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε δηλαδή μία αντίσταση, αντί του πυκνωτή μέτρησης ),

- στην ανίχνευση του μη ορατού φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (που εκπέμπεται κατά τη γήρανση και τη διάσπαση)

- στην ικανοποιητική πειραματική και θεωρητική ταύτιση του μηχανισμού παραγωγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων

Στη κβαντομηχανική θεωρία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια). Η τιμή της ενέργειας αυτής, πάνω από την ενέργεια Fermi των ηλεκτροδίων διευκολύνει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τον μηχανισμό παραγωγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων. Τα βασικότερα συμπεράσματα από τη θεωρία αυτή είναι :

- Η γήρανση και η διάσπαση, σχετίζονται με εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που παράγεται στο υλικό. Έχει διαπιστωθεί, ότι :

α) το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά τη γήρανση μπορεί να είναι από ακουστικά κύματα μέχρι υπεριώδεις ακτίνες.

β) Το φάσμα της παραπάνω ακτινοβολίας κατά τη διάσπαση είναι δυνατό να επεκταθεί σε τιμές της ιονίζουσας περιοχής του (η εκπομπή του φάσματος αυτού προκαλεί την απεικόνιση αντικειμένων στη φωτογραφική πλάκα)

- Καθοριστικός παράγοντας για την δημιουργία ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων είναι η τιμή του πεδίου. Από μετρήσεις σε οργανικά στερεά μονωτικά (με σχετική διηλεκτρική σταθερά 2,5-4,5) έχει διαπιστωθεί ότι οι μερικές εκκενώσεις, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης, αρχίζουν σε τιμή πεδίου περίπου 0,2MV/cm.

- Για τιμές του πεδίου μέχρι περίπου 0,5MV/cm αυξάνει η ειδική αγωγιμότητα κατά τη σχέση 3-10 ().

- Για μεγαλύτερες τιμές πεδίου από προηγουμένως, οι ελεύθεροι ηλεκτρικοί φορείς γίνονται αρκετά περισσότεροι και δεν ισχύει η σχέση 3-10. Στην περίπτωση αυτή η παραγωγή των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων αποδίδεται στον ιονισμό με κρούσεις. Έχει διαπιστωθεί, ότι ο ιονισμός με κρούσεις σχετίζεται με την εκδήλωση αρνητικής διαφορικής αντίστασης στο υλικό. Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εξαρτάται από το περίσσευμα της ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνσή τους στα ηλεκτρόδια.

Παρακάτω εξετάζονται αναλυτικά τα προαναφερόμενα, με βάση τυπικά παραδείγματα, τα περισσότερα των οποίων είναι ήδη γνωστά από τη βιβλιογραφία.

## Φαινόμενα προ της διάσπασης των στερεών μονωτικών υλικών

Ένα τυπικό παράδειγμα κβαντομηχανικής ερμηνείας των φαινομένων γήρανσης και διάσπασης σε στερεά μονωτικά των πρακτικών εφαρμογών είναι το παρακάτω :

Στο σχήμα 7-1(7-3 δίνονται ενδεικτικά παλμογραφήματα της τεχνητής γήρανσης στερεών πολυμερών μονωτικών με κρουστικές τάσεις σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου και στο σχήμα 7-4 ένα παλμογράφημα των κρούσεων φορτίου. Η διάταξη μέτρησης έχει σχεδιαστεί απλοποιημένα στο σχήμα 7-5. Ταυτόχρονα με τις μετρήσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι :

Σχήμα 7-1 : Άλματα δυναμικού υπό κρουστική τάση 1,2/50μs.

: 100kV.

E : 0,8 MV/cm.

Cm : 210nF.

α) μετά από μία τιμή (45kV, κατά την καταπόνηση με κρουστικές τάσεις 1,2/50μs ή 10/200μs, εκδηλώνεται επιφανειακός δενδρίτης, στα ίχνη του οποίου παρατηρείται στην επιφάνεια του μονωτικού μόνιμη αλλαγή της μοριακής δομής (σχήμα 7-6). Υπό σταθερή τιμή της τάσης ο δενδρίτης, καθώς και η αντίστοιχη προς αυτόν αλλαγή της μοριακής δομής, έχουν μικρότερες διαστάσεις

β) κατά την καταπόνηση με κρουστικές τάσεις 250/2500μs δεν παρατηρήθηκε, υπό σταθερή τιμή της τάσης (που δεν οδηγεί στη διάσπαση), η εκδήλωση του παραπάνω δενδρίτη, ούτε προκλήθηκε αλλαγή της μοριακής δομής

Για λόγους σύγκρισης των συμπερασμάτων, μεταξύ μακροσκοπικής και κβαντομηχανικής ερμηνείας των φαινομένων γήρανσης στα στερεά μονωτικά, εξετάζονται (με τα παραπάνω δεδομένα) και οι δύο αυτές περιπτώσεις :

Σχήμα 7-2 : Πρώτο άλμα δυναμικού υπό κρουστική τάση 10/200μs.

: 26,6kV.

E: 0,38MV/cm.

Cm: 210nF.

Σχήμα 7-3 : Άλματα δυναμικού υπό κρουστική τάση 250/2500μs.

: 32 kV.

E: 0,31 MV/cm.

Cm: 1000nF.

Σχήμα 7-4 : Κρούσεις φορτίου υπό κρουστική τάση 10/200μs.

Κλίμακα χρόνου : 5 μs/div.

Κλίμακα ρεύματος : 1,3 A/div.

: 81kV,  E : 0,86 MV/cm.

### α) Μακροσκοπική ερμηνεία

Αν οι παραπάνω μετρήσεις και οπτικές παρατηρήσεις ερμηνευτούν με τη μακροσκοπική θεωρία, όπως έγινε στο παράδειγμα της παραγράφου 6.1.3,4, τότε καταλήγει κανείς στα συμπεράσματα του πίνακα 5-1. Η εκδήλωση των αλμάτων δυναμικού (ή των κρούσεων φορτίου) κατά τη θεωρία αυτή ερμηνεύονται από το ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων (σχήματα  3-4 έως 3-6).

Σχήμα 7-5 : Απλοποιημένη διάταξη μέτρησης των αλμάτων δυναμικού ή των κρούσεων φορτίου σε στερεά μονωτικά, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης.

Η.Τ. : Μετασχηματιστής υψηλής τάσης.

G : Γεννήτρια κρουστικών τάσεων.

CH και CN : Καταμεριστής για τη μέτρηση της κρουστικής τάσης.

1 : Ηλεκτρόδιο ακίδα, 2 : Μονωτικό λάδι, 3 : Δοκίμιο (πάχος 2mm),

4 : Ηλεκτρόδιο πλάκα.

Cm: πυκνωτής μέτρησης των αλμάτων δυναμικού

Rm: αντίσταση μέτρησης των κρούσεων φορτίου (δηλαδή του ρεύματος).

Σχήμα 7-6 : Εικόνα επιφανειακών διαταραχών υπό κρουστική τάση 1,2/50μs

: 85kV, Ε : 0,8MV/cm.

### β) Κβαντομηχανική ερμηνεία :

Κατά τη θεωρία αυτή ενδιαφέρουν τα ενεργειακά επίπεδα των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων και όχι ο διαχωρισμός των τελευταίων σε εσωτερικές και εξωτερικές. Η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια), πάνω από την ενέργεια Fermi του ηλεκτροδίου, μπορεί να υπολογιστεί από την ενέργεια στον πυκνωτή μέτρησης Cm ανά άλμα δυναμικού, με την σχέση 4.8-6 (, όπου : qe το φορτίο του ηλεκτρονίου και Δu το άλμα δυναμικού). Η σχέση αυτή ισχύει για μηδενική τιμή της ωμικής αντίσταση R από τον πυκνωτή μέτρησης μέχρι και το ηλεκτρόδιο γείωσης. Για R>0 θα πρέπει να πάρει κανείς  υπ` όψη το μεταβατικό φαινόμενο με σταθερά χρόνου :

(7.1-1)

οπότε η τιμή της ενέργειας δίνεται από την σχέση :

σε  eV                                                        (7.1-2)

όπου : Δu σε V και t o χρόνος φόρτισης του Cm κατά τη διάρκεια μίας μερικής εκκένωσης (κατά τη βιβλιογραφία περίπου 100ns).

Για μία αντίσταση R=0,5Ω, ο συντελεστής :

(7.1-3)

δίνεται στον πίνακα  7-1, για χωρητικά τετράπολα μέτρησης, που συνήθως χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις αυτές. Για τους πυκνωτές του πίνακα αυτού και για R=0,5Ω, ισχύει επομένως :

| Cm σε nF | 10 | 20 | 210 | 1000 | 1835 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 1 | 1 | 1,62 | 5,51 | 9,6 |

Πίνακας 7-1 : Τιμές του συντελεστή f για R=0,5Ω

σε  eV                                                                           (7.1-4)

όπου Δu σε V.

Στον πίνακα 7-2 έχουν υπολογιστεί με την παραπάνω σχέση οι τιμές της ενέργειας W για το πρώτο άλμα δυναμικού των παλμογραφημάτων των σχημάτων  7-1, 7-2 και    7-3. Από τις τιμές αυτές φαίνεται, ότι η γήρανση των στερεών μονωτικών σχετίζεται με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει υπεριώδεις ακτίνες και υπέρυθρες ακτίνες. Έτσι :

- από τις τιμές της ενέργειας κατά τον πίνακα 7-2,

- τη φωτεινή ακτινοβολία, που παρατηρείται στην πράξη σε αρκετές περιπτώσεις εκδήλωσης μερικών εκκενώσεων (και η οποία με υπολογισμό της ενέργειας W εύκολα διαπιστώνεται σε άλματα δυναμικού του παλμογραφήματος του σχήματος 7-1), και

- τις ραδιοφωνικές παρεμβολές και τα ακουστικά κύματα, που συχνά προκαλούν οι μερικές εκκενώσεις,

μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η γήρανση των στερεών μονωτικών των πρακτικών εφαρμογών σχετίζεται με εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που παράγεται σε αυτά, το φάσμα της οποίας είναι : από ακουστικά κύματα μέχρι και υπεριώδεις ακτίνες.

| Μορφή τάσης | Σχήμα | W σε eV |
| --- | --- | --- |
| 1,2/50μs | 6.3.1-1 | (10,50 |
| 10/200μs | 6.3.1-2 | (1,60 |
| 250/2500μs | 6.3.1-4 | (0,16 |

Πίνακας 7-2 : Τιμές ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πρώτο άλμα δυναμικού.

Περισσότερες πληροφορίες για το μηχανισμό γήρανσης έχουν δοθεί από παλμογραφήματα των κρούσεων φορτίου. Πράγματι από το παλμογράφημα του σχήματος 7-5 φαίνεται ότι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια συλλέγονται από την άνοδο υπό μορφή ομάδων, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε ιονισμό με κρούσεις. Έτσι, όταν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια φτάνουν στην άνοδο, εξαναγκάζονται σε επιβράδυνση αποδίδοντας το περίσσευμά της ενέργειάς τους (ανάλογα με την ενεργειακή στάθμη που είχαν) σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (πίνακας 7-2). Ο δενδρίτης επομένως, που παρατηρείται, είναι το ορατό φάσμα της παραπάνω ακτινοβολίας. Μπορούμε, να υποθέσουμε, ότι αντίστοιχες δενδροειδούς μορφής εκπομπές συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές του φάσματος της παραγόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Από το παλμογράφημα των κρούσεων φορτίου (σχήμα 7-5) φαίνεται επίσης, ότι ο ιονισμός με κρούσεις σχετίζεται με την εκδήλωση αρνητικής διαφορικής αντίστασης (κατά την αύξηση της τάσης παρατηρείται μείωση του ρεύματος). Η αντίσταση αυτή, που προηγείται του ιονισμού με κρούσεις, δίνεται αναλυτικότερα στην χαρακτηριστική "ρεύματος-τάσης" του σχήματος 7-7.

Σχήμα 7-7 : Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης κατά το παλμογράφημα των κρούσεων φορτίου του σχήματος 7-4

Από τα παραπάνω μπορεί να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι μία διαδρομή της δενδροειδούς μορφής εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αντιστοιχεί σε μία κρούση φορτίου, η οποία περιλαμβάνει ελεύθερα ηλεκτρόνια, που είχαν την ίδια ενεργειακή στάθμη (κατά την άφιξή τους στην άνοδο προκάλεσαν εκπομπή του ίδιου μήκους κύματος). Μπορούμε να υποθέσουμε, λόγω του εύρους της παραπάνω ακτινοβολίας, ότι υπάρχουν στο υλικό διάφορες ενεργειακές στάθμες διαταραχής μέσα στην απαγορευμένη ζώνη, που είναι καθοριστικής σημασίας για την εκδήλωση του ιονισμού (σχήμα 7-8). Οι στάθμες διαταραχής φαίνεται ότι αντιστοιχούν στις θέσεις διαταραχής του ισοδύναμου κυκλώματος των μερικών εκκενώσεων κατά Gemant και Philipoff (σχήμα 3-4). Από τις στάθμες διαταραχής συμμετέχουν περισσότερο στο φαινόμενο της γήρανσης οι πλησιέστερες προς τη ζώνη αγωγιμότητας.

Σχήμα 7-8 : Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών του ανομοιογενούς στερεού μονωτικού.

1 : ζώνη αγωγιμότητας

2 : στάθμες διαταραχής μέσα στην απαγορευμένη ζώνη

3:  ζώνη σθένους

Από πρόσφατες έρευνες, που έχουν γίνει κατά τη γήρανση στερεών μονωτικών των πρακτικών εφαρμογών, υπό εναλλασσόμενη (ή συνεχή) τάση καταπόνησης, διαπιστώνεται επίσης η εκπομπή του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που έχει προαναφερθεί για την τεχνητή γήρανση με κρουστικές τάσεις. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις καταπόνησης ο υπολογισμός της ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (πάνω από την ενέργεια Fermi) μπορεί να γίνει, κατά την εκδήλωση αλμάτων δυναμικού, με την σχέση 7.1-2.

## Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη διάτρηση

Η διάτρηση έχει διερευνηθεί με καταπονήσεις στερεών μονωτικών με σχετική διηλεκτρική σταθερά περίπου 2,5(4,5 (διάφορα χαρτιά μετασχηματιστών, πεπιεσμένο χαρτί, βακελίτης, pertinax, πανίτης, κλπ). Οι τάσεις δοκιμής, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κβαντομηχανική ερμηνεία του μηχανισμού διάτρησης, είναι κυρίως κρουστικής μορφής (1,2/50μs, 10/200μs, 250/2500μs, κλπ). Πειράματα έχουν γίνει επίσης με εναλλασσόμενες και ημιανορθωμένες τάσεις καταπόνησης.

Παρακάτω εξετάζεται ένα παράδειγμα με κρουστικές τάσεις, ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμες μετρήσεις με εκείνες της γήρανσης κατά την προηγούμενη παράγραφο. Για το λόγο αυτό, οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τη διάταξη πειραματισμού του σχήματος 7-5. Τυπικά παλμογραφήματα του φαινομένου δίνονται στα σχήματα 7-9 και 7-10. Η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων (W) μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση 7.1-2, όπως και κατά την γήρανση. Έτσι, για το πρώτο π.χ. άλμα δυναμικού και R=0,5Ω (που ήταν η αντίσταση από τον πυκνωτή μέτρησης μέχρι και το ηλεκτρόδιο γείωσης) η τιμή W υπολογίζεται ότι είναι περίπου 105eV. Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε, ότι η διάτρηση σχετίζεται με εκπομπή μαλακών ακτίνων Χ.

Από το παλμογράφημα των κρούσεων φορτίου παρατηρεί κανείς την εκδήλωση αρνητικής διαφορικής αντίστασης. Ο αριθμός των κρούσεων περιορίζεται ως προς εκείνον κατά τη γήρανση, αλλά η τιμή του ρεύματος αυξάνει σημαντικά (συγκρίνατε με το παλμογράφημα του σχήματος 7-3). Μπορεί να υποθέσει κανείς, ότι ο μηχανισμός της διάτρησης έχει τα ίδια γνωρίσματα με εκείνον της γήρανσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που παράγεται στα στερεά μονωτικά κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων της γήρανσης και της διάτρησης εξαρτάται σημαντικά από τον συντελεστή χρησιμοποίησης της διάταξης

των ηλεκτροδίων. Όσο περισσότερο ανομοιογενές είναι το πεδίο, τόσο μειώνεται το εύρος της παραπάνω ακτινοβολίας. Όταν ακίδα έχει π.χ. ακτίνα καμπυλότητας 0,3mm (αντί του (1mm), τότε (όπως έχει διαπιστωθεί πειραματικά) η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία επεκτείνεται μέχρι το ορατό τμήμα της.

Σχήμα 7-9 : Τυπικό παλμογράφημα αλμάτων δυναμικού κατά τη διάτρηση πολυμερών στερεών μονωτικών (πάχους 1mm) εντός μονωτικού ελαίου.

Κρουστική τάση : 1,2/50μs.

R της ακίδας (1mm.

: 85kV.

Ε  : 1,2 MV/cm.

Σχήμα 7-10 : Τυπικό παλμογράφημα κρούσεων φορτίου κατά τη διάτρηση πολυμερών στερεών μονωτικών (πάχους 1mm) εντός μονωτικού ελαίου, υπό κρουστική τάση.

R της ακίδας (1 mm.

Mορφή τάσης 1,2/50μs.

= 85kV

E=1,2MV/cm

Rm= 150Ω

um : 20V/div

t  : 2 μs/div

## Θεωρητική προσέγγιση του ιονισμού με κρούσεις προ και κατά τη διάτρηση στερεών μονωτικών

Ένα σημαντικότατο συμπέρασμα, από την θεωρητική μελέτη του ιονισμού με κρούσεις στα στερεά μονωτικά δίνεται από την παρακάτω σχέση :

(7.3-1)

όπου (κατά το σχήμα 5-1) :

- E0 η πεδιακή ένταση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (Ε>0,2ΜV/cm) και Q0 το φορτίο κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων.

- Ε η εφαρμοζόμενη πεδιακή ένταση, λόγω της οποίας το φορτίο αποκτά την τιμή Q.

- Α ένας συντελεστής του υλικού, που εξαρτάται από τον χρόνο.

Με βάση την σχέση αυτή έχει γίνει μία προσέγγιση πειραματικών χαρακτηριστικών Q=f() κατά την καταπόνηση πολυμερών στερεών μονωτικών (πάχους 1mm ή 2mm) με κρουστικές τάσεις χειρισμών (μορφή 250/2500μs), η οποία (ως γνωστό από τον πίνακα 5-1) προκαλεί μόνο εσωτερικές μερικές εκκενώσεις. Η διάταξη, που έγιναν τα πειράματα, έχει δοθεί απλοποιημένα στο σχήμα 7-5. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες (20°C, 40°C και 80°C), ώστε :

α) να εξαχθούν συμπεράσματα για την επίδραση της θερμοκρασίας στη παραγωγή ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων, και

β) να εναρμονίζονται οι μετρήσεις με τα παραδεκτά όρια λειτουργίας του μονωτικού ελαίου των μετασχηματιστών, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην πράξη.

Στα παρακάτω σχήματα δίνονται οι πειραματικές χαρακτηριστικές για δύο μονωτικά καθώς και οι θεωρητικές χαρακτηριστικές κατά την σχέση 7.3-1, (με προσδιορισμό του συντελεστή Α για κάθε υλικό). Όπως φαίνεται, υπάρχει ικανοποιητική ταύτιση μεταξύ θεωρίας και πειραμάτων. Η θεωρητική προσέγγιση έδειξε ότι :

- οι μερικές εκκενώσεις αρχίζουν σε τιμές πεδίου περίπου E=0,2ΜV/cm.

- για τιμές πεδίου περίπου μέχρι 0,5 ΜV/cm ισχύει για την αύξηση της ειδικής αγωγιμότητας .

- για μεγαλύτερες τιμές πεδίου από προηγουμένως ισχύει η σχέση 7.3-1, με αποτέλεσμα να μπορεί να υποθέσει κανείς, ότι συμβαίνει ιονισμός με κρούσεις.

- η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ενισχύει σημαντικά τα φαινόμενα ιονισμού. Φαίνεται ότι η σχέση, που διέπει τον συνδυασμό των μερικών εκκενώσεων με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, είναι η 7.3-1.

Σχήμα 7-11 : Χαρακτηριστικές Q=f() για το pertinax εντός μονωτικού ελαίου),υπo κρουστικές τάσεις 250/2500μs. Διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα. Α=0,48.

Από την μεγάλη αύξηση των παραγόμενων ελεύθερων ηλεκτρονίων με τη θερμοκρασία του μονωτικού ελαίου, που στη πράξη γίνεται αντιληπτή σε συνδυασμούς "στερεό-υγρό μονωτικό" με την αρκετά μεγάλη tgδ, φαίνεται ότι θα πρέπει να γίνει μία βελτίωση των προδιαγραφών ως προς τη δοκιμή υπερθέρμανσης. Με τυπικό παράδειγμα τους μετασχηματιστές ελαίου (και ιδιαίτερα τους μετασχηματιστές έντασης του δικτύου μεταφοράς, που ως γνωστό από την πράξη παρουσιάζουν προβλήματα κατά την αύξηση της tgδ), κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιούνται οι διηλεκτρικές δοκιμές, αμέσως μετά το πέρας της δοκιμής υπερθέρμανσης (ή δοκιμής ανύψωσης της θερμοκρασίας). Κατά τον τρόπον αυτόν θα συνεξετάζεται δηλαδή η πιθανή εκδήλωση φαινομένων ιονισμού στα ανεκτά όρια της  θερμοκρασιακής κατάστασης του μετασχηματιστή ((80°C).

Σχήμα 7-12 : Χαρακτηριστικές Q=f() για τον βακελίτη εντός μονωτικού ελαίου, υπό κρουστικές τάσεις 250/2500μs. Διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα. Α=0,44.

## Φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά την επιφανειακή διάσπαση

Από πειράματα, που έχουν γίνει για τη μελέτη των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και κατά την επιφανειακή διάσπαση, σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου ή ατμοσφαιρικού αέρα, φαίνεται ότι ισχύει ότι και προηγουμένως για τον μηχανισμό της γήρανσης και της διάτρησης. Παρακάτω εξετάζεται (για λόγους σύγκρισης με τη διάτρηση) ένα τυπικό παράδειγμα επιφανειακής διάσπασης πολυμερών στερεών μονωτικών πάχους 2mm σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου, υπό κρουστικές τάσεις 10/200μs και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα (βλέπετε σχήμα 7-5). Δεν θα γίνει αναφορά στα παλμογραφήματα της γήρανσης, γιατί είναι προφανές ότι τα φαινόμενα δεν εξαρτώνται, με το αν θα ακολουθήσει η διάτρηση ή η επιφανειακή διάσπαση.

Από το τυπικό παλμογράφημα της επιφανειακής διάσπασης του σχήματος 7-13 υπολογίζεται με την σχέση 7.1-2 η ενέργεια W των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων. H ενέργεια αυτή για το πρώτο και το τελευταίο άλμα δυναμικού είναι αντίστοιχα : 122eV και 96,5eV. Όπως φαίνεται η επιφανειακή διάσπαση σχετίζεται (όπως και η διάτρηση) με την εκπομπή μαλακών ακτίνων Χ.

Αν τελικά συμβαίνει εκπομπή ακτίνων Χ κατά τη διάτρηση και την επιφανειακή διάσπαση, τότε θα πρέπει να προσβάλλεται το φωτογραφικό φιλμ και να απεικονίζονται αντικείμενα (όπως π.χ. συμβαίνει με τις λυχνίες των ακτινολογικών μηχανημάτων). Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και κατά την εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας (τουλάχιστον σε τιμές πεδίου πλησίον της διάσπασης, όπου αυτή να είναι αρκετά eV). Από πειράματα που έγιναν για τον σκοπό αυτό, φαίνεται ότι προσβάλλεται το φωτογραφικό φιλμ και απεικονίζονται αντικείμενα, καθώς και βιολογικοί οργανισμοί. Στα σχήματα 7-14, 7-15 και 7-16 δίνονται ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτές. Επίσης, στα σχήματα 7-16 και 7-17 δίνονται φωτογραφίες επιφανειακών δενδριτών, που αφορούν αντίστοιχα τη γήρανση και τη διάσπαση. Οι παραπάνω φωτογραφίες αφορούν την επιφανειακή διάσπαση δοκιμίων (πάχους 1 έως 2mm και διαμέτρου 150mm), υπό κρουστικές τάσης 1,2/50μs σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα. Οι φωτογραφίες στο σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου, καθώς και εκείνες της διάτρησης (στον αέρα ή στο λάδι), οδηγούν στα ίδια συμπεράσματα.

Σχήμα 7-13 : Παλμογράφημα αλμάτων δυναμικού κατά την επιφανειακή διάσπαση του pertinax (πάχους 2mm και με διάμετρο της επιφάνειάς του 150mm), υπό κρουστικές τάσεις 10/200μs σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου.

Ηλεκτρόδια εφαρμογής της τάσης : "ακίδα-πλάκα".

Σχήμα 7-14 : Προσβολή του φωτογραφικού φιλμ κατά την καταπόνηση πολυμερούς στερεού μονωτικού πλησίον της περιοχής τιμών για την επιφανειακή διάσπαση στον αέρα, υπό κρουστική τάση 1,2/50μs. (φωτογράφηση ενός φύλλου δένδρου)

Σχετικά με την απεικόνιση των δενδριτών στο φωτογραφικό φιλμ μπορούμε να υποθέσουμε, ότι ο δενδρίτης στη φωτογραφία του σχήματος 7-16 σχετίζεται με την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ εκείνος του σχήματος 7-17 με υπεριώδεις ακτίνες και ακτίνες Χ. Κατά τον τρόπο αυτό δίνεται μία φυσική ερμηνεία για τις γνωστές εικόνες Lichtenberg. Μπορεί επίσης να συμπεράνει κανείς, ότι ο φωτεινός δενδρίτης και ο οχετός διάσπασης, που παρατηρούνται κατά την ηλεκτρική καταπόνηση ενός στερεού μονωτικού, αφορούν το ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Σχήμα 7-15 : Προσβολή του φωτογραφικού φιλμ κατά την επιφανειακή διάσπαση στον αέρα πολυμερούς στερεού μονωτικού, υπό κρουστική τάση 1,2/50μs.

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα.

α) Φωτογράφηση φύλλου δένδρου

β) Φωτογραφία βιολογικού οργανισμού (σκαθάρι).

γ) Φωτογραφία μεταλλικών αντικειμένων.

Σχήμα 7-16 : Φωτογράφηση ενός εικοσάδραχμου κατά την επιφανειακή διάσπαση στον αέρα πολυμερών στερεών μονωτικών υπό κρουστική τάση 1,2/50μs (διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα).

Σχήμα 7-17 : Φωτογραφίες δενδριτών κατά την καταπόνηση πολυμερών στερεών μονωτικών στον αέρα, υπό κρουστική τάση 1,2/50μs (διάταξη ηλεκτροδίων: ακίδα-πλάκα).

α) Δενδρίτης σε τιμές πεδίου πλησίον της περιοχής τιμών για την επιφανειακή διάσπαση).

β) Δενδρίτης κατά την επιφανειακή διάσπαση.

# Ένας συνδυασμός της μακροσκοπικής και της κβαντομηχανικής θεωρίας για τα φαινόμενα προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών των πρακτικών εφαρμογών

Από τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 7 φαίνεται, ότι η κβαντομηχανική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών δίνει πληροφορίες για το μη ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που παράγεται στα υλικά αυτά κατά την ηλεκτρική καταπόνησή τους. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να εξαχθούν από τη μακροσκοπική θεώρηση των παραπάνω φαινομένων. Πλεονέκτημα όμως της μακροσκοπικής θεωρίας για τη γήρανση και τη διάσπαση των στερεών μονωτικών φαίνεται ότι είναι ο διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων στο διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της εφαρμοζόμενης τάσης, που (όπως θα δούμε ακολούθως στο παράδειγμα 2) ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην πράξη. Ο διαχωρισμός αυτός των μερικών εκκενώσεων δεν μπορεί να δοθεί από την θεωρία του ιονισμού με κρούσεις, γιατί ο συντελεστής Α στην σχέση 7.3-1 αφορά το μονωτικό και όχι το περιβάλλον του και η τιμή της θα πρέπει να εξαρτάται από την διαχρονική μεταβολή της μοριακής δομής του υλικού. Αν π.χ. πραγματοποιήσει κανείς τα πειράματα της παραγράφου 7.3 με κρουστικές τάσεις 1,2/50μs (ή με 10/200μs) και προσεγγίσει ακολούθως τις πειραματικές χαρακτηριστικές Q=f() με την σχέση 7.3-1, θα διαπιστώσει ότι ο συντελεστής Α έχει διαφορετική τιμή, από εκείνη κατά την καταπόνηση με κρουστικές τάσεις 250/2500μs. Η διαφορετική αυτή τιμή του συντελεστή Α (κατά την καταπόνηση με κρουστικές τάσεις 1,2/50μs, ή 10/200μs) μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μία ένδειξη ότι συμβαίνει ιονισμός με κρούσεις, χωρίς όμως να καθορίζεται η περιοχή εκδήλωσής του (στον όγκο του μονωτικού, ή στην επιφάνειά του, ή στον όγκο και στην επιφάνεια του μονωτικού). Γι` αυτό, δεν μπορεί να καταλήξει κανείς, μέσω της κβαντομηχανικής θεώρησης των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών, στον διαχωρισμό των μερικών εκκενώσεων στα παλμογραφήματα των αλμάτων δυναμικού.

Από το παραπάνω φαίνεται, ότι για την ερμηνεία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών χρειάζεται να συνδυαστούν οι δύο θεωρίες, ώστε να δίνουν περισσότερες πληροφορίες για την πράξη. Ένα ισοδύναμο κύκλωμα, που έχει προταθεί για τον σκοπό αυτό, δίνεται στο σχήμα 8-1. Πρόκειται ουσιαστικά για μία συμπλήρωση του ισοδύναμου κυκλώματος των Gemant-Philipoff (σχήμα      3-4), όπου όμως η τιμή του εφαρμοζόμενου πεδίου έχει σημασία για την εκδήλωση των επιμέρους φαινομένων. Αν υποθέσει κανείς, ότι η έναρξη των μερικών εκκενώσεων συμβαίνει στην τιμή της πεδιακής Ε0 (κατά την παράγραφο 7.3 περίπου 0,2ΜV/cm), τότε, τα φαινόμενα, που εκδηλώνονται στο μονωτικό, αποδίδονται από το ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος 8-1 ως ακολούθως :

1) Για Ε<Ε0 : Η συμπεριφορά του υλικού είναι ιδανική (δεν διασπώνται οι σπινθηριστές Σ0 και Σ ).

2) Για Ε>Ε0: Εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις (διασπάται ο Σ0) και η αύξηση της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας διέπεται από την σχέση : .

3) Για Ε>>Ε0: Εμφανίζεται αρνητική διαφορική αντίσταση και εκδηλώνεται ιονισμός με κρούσεις. Δεν ισχύει η σχέση , αλλά η σχέση :

Το φάσμα της ακτινοβολίας, που εκπέμπεται, εξαρτάται από την τιμή Ε. Για τιμές W>20eV συμβαίνει η διάτρηση

Σχήμα 8-1 : Ένα ισοδύναμο κύκλωμα συνδυασμού της μακροσκοπικής και της κβαντομηχανικής θεωρίας για τη γήρανση και τη διάτρηση.

C  : ιδανική χωρητικότητα

G  : ιδανική αγωγιμότητα

ΔC : αύξηση της χωρητικότητας λόγω μερικών εκκενώσεων

ΔG : αύξηση της αγωγιμότητας λόγω μερικών εκκενώσεων

Z  : αρνητική διαφορική αντίσταση

Σ0 : σπινθηριστής έναρξης των μερικών εκκενώσεων

Σ  : σπινθηριστής εκδήλωσης της Z

Παραδείγματα

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα των πρακτικών εφαρμογών, από τα οποία φαίνέται η χρησιμότητα της θεωρίας, που προαναφέρθηκε.

Παράδειγμα 1 : Η θερμική καταπόνηση των μονώσεων των καλωδίων κατά την ομαδοποιημένη εγκατάστασή τους, όταν δεν εφαρμόζονται οι σχετικοί κανονισμοί :

H ομαδοποιημένη εγκατάσταση των καλωδίων (στο έδαφος ή στον αέρα) θα πρέπει να γίνεται με μεθόδους, που να διευκολύνουν την απαγωγή της θερμότητας. Σε διαφορετική περίπτωση θα αυξηθεί η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των διαφόρων μονωτικών υλικών ως ακολούθως :

α) για Ε<Ε0 :

β) για Ε>Ε0 :  σ2>>σ1,  γιατί ισχύει

Η πρώτη περίπτωση αφορά κυρίως τα καλώδια χαμηλής τάσης. Για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των καλωδίων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ομαδοποίησής τους (π.χ.: VDE 0100, BS 6004, κλπ).

Παράδειγμα 2 : Στο εργαστήριο δοκιμών ενός εργοστασίου πινάκων μέσης τάσης διαπιστώθηκε σε έναν πίνακα διακόπτη φορτίου η επιτυχής διεξαγωγή των διηλεκτρικών δοκιμών υπό κρουστικές τάσεις 1,2/50μs. Σε επόμενη παραγγελία του ιδίου τύπου πίνακα η παραπάνω δοκιμή μεταξύ φάσεων προς γη ήταν ανεπιτυχής (ένα παλμογράφημα έδειξε αποκοπή στην ουρά της κρουστικής τάσης). Σύμφωνα με τη μακροσκοπική θεωρία της γήρανσης και της διάσπασης των στερεών μονωτικών, είναι πολύ πιθανή η παρακάτω ερμηνεία για την αναζήτηση της βλάβης :

Τα αποτελέσματα των ερευνών για την χρονική εκδήλωση των εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, στο διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της κρουστικής τάσης, έχουν δείξει ότι : οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εκδηλώνονται κατά την διάρκεια του μετώπου της κρουστικής τάσης, ενώ οι εξωτερικές κατά τη διάρκεια της ουράς της. Γι' αυτό η αποκοπή στην ουρά της κρουστικής τάσης είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με κατασκευαστικές ατέλειες εκτός του όγκου των μονωτικών υλικών. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν λόγοι ξένων επικαθίσεων στα μονωτικά  υλικά, η βλάβη θα πρέπει να οφείλεται σε κατασκευαστική ατέλεια, που προκαλεί μείωση των αποστάσεων μόνωσης στον αέρα. Σε μία τυποποιημένη κατασκευή των μεταλλικών μερών του πίνακα, η μείωση των αποστάσεων μόνωσης θα μπορούσε π.χ. να οφείλεται σε κάποιον λυόμενο σύνδεσμο μεταξύ των ζυγών, ο οποίος προκαλεί μείωση της απόστασης μόνωσης προς γη.

Παράδειγμα 3 : Σε μία ρυπασμένη ατμόσφαιρα το μήκος ερπυσμού των μονωτήρων είναι, λόγω του αυξημένου ρόλου των εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, μεγαλύτερο από ότι συνήθως.

# Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

## ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Το απλοποιημένο σχηματικό διάγραμμα του κυκλώματος μέτρησης που χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση της πειραματικής διάταξης για την επιβολή κρουστικής τάσης 1,2/50μs φαίνεται στο σχήμα 9-1.

Σχήμα 9-1 :  Απλοποιημένο σχηματικό διάγραμμα της διάταξης μέτρησης.

G: Γεννήτρια κρουστικών ή εναλλασσόμενων τάσεων

CH και CN : χωρητικός καταμεριστής της εφαρμοζόμενης τάσης

Cm: πυκνωτής μέτρησης

1: Pertinax, το δοκίμιό μας, ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ακίδα-πλάκα

2: Ψηφιακός παλμογράφος

Χρησιμοποιήσαμε ψηφιακό παλμογράφο, ο οποίος μας βοήθησε να πάρουμε αξιόπιστες και ακριβείς μετρήσεις, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό με έναν αναλογικό παλμογράφο. Ο παλμογράφος ήταν LeCroy WaveSurfer 400 και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows XP, κάτι που τον καθιστά εξαιρετικά εύχρηστο,

- Έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε μορφή Excel, Binary και εικόνων jpg,

- Υπολογίζει αυτόματα τιμές που συχνά χρειαζόμαστε άμεσα, όπως μέγιστη, ελάχιστη ή μέση τιμή ενός μεγέθους-στη περίπτωσή μας τάσης,

- Μπορεί να συνδεθεί άμεσα με εξωτερικές μονάδες, όπως εκτυπωτές,USB κτλ,

- Δίνει τη δυνατότητα μείωσης του θορύβου, αλλάζοντας το φίλτρο, ακόμα και μετά την εκτέλεση της μέτρησης και αποθήκευσής της.

Ένα δείγμα των κυματομορφών που φαίνονταν στην οθόνη του παλμογράφου μετά από την εφαρμογή της κρουστικής τάσης, φαίνεται στο σχήμα 9-2.

Σχήμα 9-2: Μορφή κυματομορφών στον ψηφιακό παλμογράφο.

Επίσης,χρησιμοποιήσαμε γεννήτρια για την εφαρμογή κρουστικής τάσης, η οποία ήταν HAEFELY,IMPULSE TESTER, TYPE P35. Η τάση που επιβάλλουμε από τη γεννήτρια φαίνεται στον παλμογράφο και είναι η μέγιστη τιμή της κυματομορφής.

Σαν πυκνωτή μέτρησης Cm χρησιμοποιήθηκε για τις πρώτες 10 σειρές μετρήσεων πυκνωτής 20nF, ενώ για τις επόμενες μέχρι τη διάσπαση πυκνωτής 60nF, για να μπορεί να χωρέσει στην οθόνη του παλμογράφου η κυματομορφή της τάσης.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

Χρησιμοποιήσαμε σα δοκίμιο το βιομηχανικό μονωτικό υλικό Pertinax, το οποίο ειναι πεπιεσμένο χαρτί εμποτισμένο σε φαινόλη με πάχος d= 0,5mm.Αποτελεί κοινό βιομηχανικό υλικό και χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτροτεχνικές κατασκευές υψηλών τάσεων,γι’αυτό και η μελέτη συμπεριφοράς του κάτω από διάφορες καταπονήσεις είναι ενδιαφέρον πεδίο έρευνας.

Εφαρμόσαμε στο δοκίμιο κρουστικές τάσεις για να καταγράψουμε την μονωτική του ικανότητα, γιατί είναι η πιο συνηθισμένη μορφή τάσης (π.χ. κεραυνοί). Οι κρουστικές τάσεις μπορούν να έχουν τις μορφές: 1,2/5μs,  1,2/50μs, 1,2/200μs, 200/2000μs και 250/2500μs. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τάση της μορφής 1,2/50μs.

Η διάταξη ηλεκτροδίων που χρησιμοποιήθηκε ήταν ακίδα-πλάκα, διότι έτσι προσομοιώνονται οι δυσμενέστερες συνθήκες που επικρατούν στην πράξη και η μεγαλύτερη ανομοιογένεια στο ηλεκτροστατικό πεδίο.Η ακτίνα έχει ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm και η πλάκα είναι δισκοειδής διαμέτρου 150mm.Όσο μικρότερη είναι η ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας, τόσο αυξάνει η τιμή του πεδίου.

Σχήμα 9-3::  Διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα – πλάκα

d: απόσταση ακίδας – πλάκας

R : ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας

Οι σειρές μετρήσεων πραγματοποιήθηκαν με την παραπάνω διάταξη, κατά τους ανοιξιάτικους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο,όπου δεν υπήρχε μεγάλη υγρασία και ο μέσος όρος θερμοκρασίας εκτιμάται γύρω στους 20οC. Οι μετρήσεις γίναν στο εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων και Υψηλών Τάσεων του τομέα Ηλετρικών Βιομηχανικών Διατάξεων

Η γεννήτρια επιλέχθηκε με αρνητική πολικότητα, ενώ στον παλμογράφο καταλήγαν δύο κανάλια, για τις δύο μετρούμενες τάσεις, την κρουστική τάση εισόδου(τάση της γεννήτριας)  και την τάση εξόδου(τάση στα άκρα του πυκνωτή), που μας ενδιαφέρει ουσιαστικά, διότι σ’αυτή μελετάται το φαινόμενο των μερικών εκκενώσεων. Σ΄αυτό το σημείο να πούμε,για την καλύτερη μελέτη των γραφικών που ακολουθούν, οτι τα καλώδια αυτά κάποιες φορές τα αλλάζαμε, με αποτέλεσμα σ’άλλες μετρήσεις η είσοδος να ειναι στο κανάλι C1 και η έξοδος στο C2, και άλλοτε αντίστροφα.

Πριν από κάθε μέτρηση κάναμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον παλμογράφο:

βάζαμε την κατάλληλη κλίμακα στις τάσεις, ανάλογα με το επίπεδο τάσης το οποίο δίναμε από τη γεννήτρια και  στο timebase, ώστε να μπορούμε να ‘δούμε’ καθαρά τα άλματα στην οθόνη. Επίσης, έπρεπε να βάζουμε μια μέγιστη τιμή τάσης, πάνω από την οποία θα έπρεπε ο παλμογράφος να μετρά την κρουστική τάση και να καταγράφει την κυματομορφή. Αυτό είναι ουσιαστικά το triggering(σκανδαλισμός), το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις κρουστικές τάσεις, στις οποίες είναι εξαιρετικά γρήγορη η διάρκεια μετώπου (1,2μs), στην οποία εξελίσσονται τα φαινόμενα.

Επίσης, πριν από κάθε μέτρηση έπρεπε να πατάμε reset στη γεννήτρια, για να εκφορτίζεται ο πυκνωτής της μέτρησης Cm.

Τέλος, αφού απομονώναμε το πεδίο δοκιμών, κλειδώνοντάς το, για να προστατευτούμε από τις υπερτάσεις, ξεκινούσαμε τις μετρήσεις.

Συχνά ο παλμογράφος δεν ‘έπιανε’ με την πρώτη εφαρμογή, την τάση και επαναλαμβάναμε την ίδια μέτρηση. Αυτό συνέβαινε διότι ο Cm δεν είχε προλάβει να εκφορτιστεί, αφού πατούσαμε το reset, ώστε να επαναφορτιστεί από την εφαρμογή της τάσης.

Όταν ο παλμογράφος ‘έπιανε’ την κυματομορφή της τάσης, αλλά αυτή δεν ήταν ευανάγνωστη ή έκοβε το χρήσιμο κομμάτι των εκκενώσεων, δοκιμάζαμε ένα από τα ακόλουθα:

- Αλλάζαμε την κλίμακα σε τάση ή χρόνο, όπως αναφέραμε και πιο πάνω,

- Αλλάζαμε την κλίμακα του prob, που στον ψηφιακό παλμογράφο γίνεται στο πρόγραμμα και όχι από το καλώδιο, όπως στους αναλογικούς παλμογράφους,

- Μετατοπίζαμε τη DC συνιστώσα της τάσης, ώστε να χωράει και το μέγιστο πλάτος της τάσης,

- Σα τελευταία επιλογή, όταν δεν χωρούσε η κυματομορφή στην οθόνη του παλμογράφου, είχαμε το να αλλάξουμε τον πυκνωτή Cm, κάτι που από ενά επίπεδο τάσης και πάνω ήταν αναπόφευκτο,

- Αν η κυματομορφή ήταν μέσα στα όρια της οθόνης, αλλά είχα πολλά παράσιτα, δοκιμάζαμε να αυξήσουμε το ψηφιακό φίλτρο ή την κλίμακα του χρόνου, ώστε να ομαλοποιήσουμε περισσότερο την κυματομορφή. Αν παρ’όλα αυτά δεν ήταν καλή, επαναλαμβάναμε τη μέτρηση, αφού λόγοι για παράσιτα μπορεί να είναι εξωτερικοί παράγοντες, όπως θερμοκρασία, σκόνη, αλλά και πιο ευμετάβλητοι,όπως αέρας ή κάποιο εμπόδιο την ώρα της μέτρησης.

Να σημειώσουμε οτι ο παλμογράφος έχει τοποθετηθεί σε κάποια απόσταση για να αποφευχθει τυχόν επιρροή των μετρήσεων από τα πεδία που δημιουργούνται.

Παρακάτω φαίνονται οι μετρήσεις που πήραμε για διάφορα επίπεδα τάσης, ξεκινώντας από τα 4ΚV, όπου άρχισαν να διακρίνονται άλματα δυναμικού μέχρι τα 21KV. Από τα 19KV φαίνονται οι διασπάσεις του υλικού. Στις γραφικές παραστάσεις φαίνονται οι τάσεις εισόδου-εξόδου συναρτήσει του χρόνου.

## ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Στην επεξεργασία των μετρήσεων πρέπει να πούμε οτι

Υπολογισμός της ενέργειας ελεύθερων ηλεκτρονίων(σχέση 7.1.2):

σε eV

Όμως, για τιμές πυκνωτή  και σύμφωνα με τη σχέση 7.1-4, με τιμή για τον συντελεστή ίση με τη μονάδα, έχω:

σε eV

,όπου ΔV είναι η τάση εξόδου σε V.

Εδώ πρέπει να πούμε οτι γράφουμε ΔV και όχι Vmax, που κανονικά είναι, γιατί δεν θέλουμε τη DC συνιστώσα που πιθανόν να έχουμε βάλει στην κυματομορφή για να φαίνεται καλά στην οθόνη του παλμογράφου.

Υπολογισμός της πεδιακής έντασης Ε:

[ΜV/cm]

,όπου Umax είναι η μέγιστη τιμή της τάσης εισόδου σε MV, R η ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας ίση με 0,9mm και d το πάχος του υλικού ίσο με 0,5mm.

# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 4kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (ΜV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2972 | 1.0401 | 0.001040 | 0.1486 | 0.0289 |
| 2 | 0.3109 | 1.0880 | 0.001088 | 0.1554 | 0.0303 |
| 3 | 0.3370 | 1.1793 | 0.001179 | 0.1685 | 0.0328 |
| 4 | 0.3012 | 1.0542 | 0.001054 | 0.1506 | 0.0293 |
| 5 | 0.3016 | 1.0557 | 0.001056 | 0.1508 | 0.0294 |
| 6 | 0.2998 | 1.0494 | 0.001049 | 0.1499 | 0.0292 |
| 7 | 0.3037 | 1.0629 | 0.001063 | 0.1518 | 0.0296 |
| 8 | 0.3215 | 1.1251 | 0.001125 | 0.1607 | 0.0313 |
| 9 | 0.3181 | 1.1132 | 0.001113 | 0.1590 | 0.0310 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΑ 4kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 0.532084V

Uκ = 1.0401kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 0.551036V

Uκ = 1.0880kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.6975V

Uκ = 1.1793kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  1V/div

t :  20μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.3379V

Uκ = 1.0542kV

Κλίμακα : Uκ:  200mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =1.27994V

Uκ = 1.0557kV

Κλίμακα : Uκ:  200mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.10892V

Uκ = 1.0494kV

Κλίμακα : Uκ:  200mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.00375V

Uκ = 1.0629kV

Κλίμακα : Uκ:  200mV/div

Uμ:  200mV/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.20533V

Uκ = 1.1251kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.045567V

Uκ = 1.0761kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 5kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4683 | 1.2022 | 0.0012 | 0.7341 | 0.0335 |
| 2 | 1.7458 | 1.2294 | 0.0012 | 0.8729 | 0.0342 |
| 3 | 1.7664 | 1.2673 | 0.0013 | 0.8832 | 0.0353 |
| 4 | 1.5335 | 1.2171 | 0.0012 | 0.7668 | 0.0339 |
| 5 | 1.6434 | 1.2330 | 0.0012 | 0.8217 | 0.0343 |
| 6 | 1.4674 | 1.2423 | 0.0012 | 0.7337 | 0.0346 |
| 7 | 1.4407 | 1.1997 | 0.0012 | 0.7203 | 0.0334 |
| 8 | 1.4809 | 1.2334 | 0.0012 | 0.7404 | 0.0343 |
| 9 | 1.7695 | 1.2529 | 0.0013 | 0.8848 | 0.0349 |
| 10 | 1.4473 | 1.2334 | 0.0012 | 0.7237 | 0.0343 |
| 11 | 1.6718 | 1.2660 | 0.0013 | 0.8359 | 0.0352 |
| 12 | 1.3896 | 1.1397 | 0.0011 | 0.6948 | 0.0317 |
| 13 | 1.6975 | 1.1846 | 0.0012 | 0.8488 | 0.0330 |
| 14 | 1.4785 | 1.2726 | 0.0013 | 0.7392 | 0.0354 |
| 15 | 1.3985 | 1.2451 | 0.0012 | 0.6993 | 0.0346 |
| 16 | 1.6537 | 1.3203 | 0.0013 | 0.8268 | 0.0367 |
| 17 | 1.3153 | 1.3120 | 0.0013 | 0.6576 | 0.0365 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ  ΣΤΑ 5kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.468281V

Uκ = 1.2022kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  1.74583V

Uκ = 1.2294kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  1.766358V

Uκ = 1.2673kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =1.53351V

Uκ = 1.2171kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.64343V

Uκ = 1.2330kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  1.46743V

Uκ = 1.2423kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.44067V

Uκ = 1.1997kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =1.48088V

Uκ = 1.2334kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.76951V

Uκ = 1.2529kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.44733V

Uκ = 1.2334kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.671824V

Uκ = 1.2660kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =1.38961V

Uκ = 1.1397kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 13

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.69751V

Uκ = 1.1846kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 14

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.478457V

Uκ = 1.2726kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 15

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.39852V

Uκ = 1.2451kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 16

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.65366V

Uκ = 1.3203kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 17

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.31525V

Uκ = 1.3120kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  1μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 6kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(EΞΟΔΟΣ) (V) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.9147 | 1.5628 | 0.0015628 | 0.9574 | 0.0435 |
| 2 | 1.9193 | 1.4710 | 0.0014710 | 0.9597 | 0.0409 |
| 3 | 2.4375 | 1.4712 | 0.0014712 | 1.2187 | 0.0409 |
| 4 | 2.1977 | 1.4661 | 0.0014661 | 1.0988 | 0.0408 |
| 5 | 1.9741 | 1.6259 | 0.0016259 | 0.9871 | 0.0452 |
| 6 | 3.3055 | 1.4778 | 0.0014778 | 1.6528 | 0.0411 |
| 7 | 2.2567 | 1.4869 | 0.0014869 | 1.1283 | 0.0414 |
| 8 | 2.0092 | 1.4892 | 0.0014892 | 1.0046 | 0.0414 |
| 9 | 0.8423 | 1.5157 | 0.0015157 | 0.4212 | 0.0422 |
| 10 | 2.4341 | 1.5568 | 0.0015568 | 1.2171 | 0.0433 |
| 11 | 2.4467 | 0.8122 | 0.0008122 | 1.2233 | 0.0226 |
| 12 | 2.0885 | 1.5045 | 0.0015045 | 1.0443 | 0.0419 |
| 13 | 2.1717 | 1.5092 | 0.0015092 | 1.0858 | 0.0420 |
| 14 | 1.7240 | 1.5308 | 0.0015308 | 0.8620 | 0.0426 |
| 15 | 1.8965 | 1.5301 | 0.0015301 | 0.9482 | 0.0426 |
| 16 | 1.7831 | 1.5361 | 0.0015361 | 0.8915 | 0.0427 |
| 17 | 2.2688 | 1.5028 | 0.0015028 | 1.1344 | 0.0418 |
| 18 | 2.0617 | 1.4882 | 0.0014882 | 1.0308 | 0.0414 |
| 19 | 1.6853 | 1.4377 | 0.0014377 | 0.8426 | 0.0400 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΑ 6kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  1.91473 V

Uκ = 1.5628kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  1.91934V

Uκ = 1.4710kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  2.43749V

Uκ = 1.4712kV

Κλίμακα : Uκ:  500mV/div

Uμ:  500mV/div

t :  10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 2.19767V

Uκ = 1.4661kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.97414V

Uκ = 1.6259kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 3.30551V

Uκ = 1.4869kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 2.25665V

Uκ = 1.4892kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 2.00915V

Uκ = 1.5157kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:          Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 0.842335V

Uκ = 1.5568kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =2.4341V

Uκ = 0.8122kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  2.446689V

Uκ = 1.5045kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  2.08854V

Uκ = 1.5092kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 13

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 2.17169V

Uκ = 1.5308kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 14

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  1.72396V

Uκ = 1.4990kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 15

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 1.89645V

Uκ = 1.5301kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 16

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  1.78308V

Uκ = 1.5361kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 17

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  2.26876V

Uκ = 1.5028kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 18

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  2.06165V

Uκ = 1.4882kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 19

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ =  1.68526V

Uκ = 1.4377kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ:  500mV/div

t : 10μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 7kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3120 | 5.7050 | 0.00571 | 2.6560 | 0.1588 |
| 2 | 5.2911 | 5.5517 | 0.00555 | 2.6456 | 0.1545 |
| 3 | 5.9420 | 5.9010 | 0.00590 | 2.9710 | 0.1642 |
| 4 | 5.8830 | 6.0270 | 0.00603 | 2.9415 | 0.1677 |
| 5 | 4.1400 | 6.5940 | 0.00659 | 2.0700 | 0.1835 |
| 6 | 3.2840 | 6.4617 | 0.00646 | 1.6420 | 0.1798 |
| 7 | 3.8650 | 6.5527 | 0.00655 | 1.9325 | 0.1824 |
| 8 | 4.9820 | 6.8320 | 0.00683 | 2.4910 | 0.1901 |
| 9 | 3.9230 | 6.6941 | 0.00669 | 1.9615 | 0.1863 |
| 10 | 4.1550 | 6.5919 | 0.00659 | 2.0775 | 0.1835 |
| 11 | 4.4360 | 9.1840 | 0.00918 | 2.2180 | 0.2556 |
| 12 | 4.9640 | 16.5393 | 0.01654 | 2.4820 | 0.4603 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ  ΣΤΑ  7kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.312V

Uκ = 5.7050kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.2911V

Uκ = 5.5517kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.942V

Uκ = 5.9010kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.883V

Uκ = 6.0270kV

Κλίμακα : Uκ: 500mV/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 4.14V

Uκ = 6.5940kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 3.284V

Uκ = 6.5527kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 1V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 3.865V

Uκ = 6.8320kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 1V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 4.982V

Uκ = 6.6941kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 1V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 3.923V

Uκ =  6.5919kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 1V/div

t : 1μs

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 4.155V

Uκ = 9.1840kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 1V/div

t : 1μs

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 4.436V

Uκ = 16.5393kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 500mV/div

t : 1μs

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 8kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,784 | 6,524 | 0,006524 | 2,8920 | 181,5611 |
| 2 | 5,732 | 7,6034 | 0,007603 | 2,8660 | 211,6005 |
| 3 | 10,713 | 7,371 | 0,007371 | 5,3565 | 205,1329 |
| 4 | 5,892 | 6,2335 | 0,006234 | 2,9460 | 173,4766 |
| 5 | 5,41 | 5,0995 | 0,005100 | 2,7050 | 141,9177 |
| 6 | 5,12 | 13,405 | 0,013405 | 2,5600 | 373,0575 |
| 7 | 4,982 | 12,57025 | 0,012570 | 2,4910 | 349,8266 |
| 8 | 5,018 | 12,747 | 0,012747 | 2,5090 | 354,7455 |
| 9 | 6,571 | 7,9275 | 0,007928 | 3,2855 | 220,6202 |
| 10 | 5,921 | 7,217 | 0,007217 | 2,9605 | 200,8471 |
| 11 | 6,621 | 8,1585 | 0,008159 | 3,3105 | 227,0488 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ  ΣΤΑ  8kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20NF

U_ = 5.784V

Uκ = 6.524kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.732V

Uκ = 7.6034kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 10.713V

Uκ = 7.371kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.892V

Uκ = 6.2335kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.41V

Uκ = 5,0995kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.12V

Uκ = 13.405kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 4.982V

Uκ = 12.5702kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.018V

Uκ = 12.747kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 6.571V

Uκ = 7.9275kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.921V

Uκ = 7.217kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 6.621V

Uκ = 8.1585kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 9kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (ΜV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.5280 | 8.5750 | 0.00858 | 2.2640 | 0.2386 |
| 2 | 6.2630 | 8.4175 | 0.00842 | 3.1315 | 0.2343 |
| 3 | 5.6920 | 7.7000 | 0.00770 | 2.8460 | 0.2143 |
| 4 | 6.0100 | 8.2075 | 0.00821 | 3.0050 | 0.2284 |
| 5 | 5.4960 | 8.2425 | 0.00824 | 2.7480 | 0.2294 |
| 6 | 5.6720 | 8.2600 | 0.00826 | 2.8360 | 0.2299 |
| 7 | 4.7540 | 8.6625 | 0.00866 | 2.3770 | 0.2411 |
| 8 | 5.4720 | 8.8375 | 0.00884 | 2.7360 | 0.2459 |
| 9 | 5.9330 | 9.0370 | 0.00904 | 2.9665 | 0.2515 |
| 10 | 5.4600 | 8.4700 | 0.00847 | 2.7300 | 0.2357 |
| 11 | 5.5830 | 8.6450 | 0.00865 | 2.7915 | 0.2406 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ  ΣΤΑ  9kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d =0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 4.528V

Uκ = 8.5750kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 6.263V

Uκ = 8.4175kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.692V

Uκ =7.7kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 6.01V

Uκ = 8.2075kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.496V

Uκ = 8.2425kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.672V

Uκ = 8.26kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 4.754V

Uκ = 8.6625kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.472V

Uκ = 8.8375kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.933V

Uκ = 9.0370kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.46V

Uκ = 8.47kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.583V

Uκ = 8.645kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 10kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | V(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | V(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,7450 | 9,3170 | 0,009317 | 3,3725 | 0,2593 |
| 2 | 6,9240 | 9,4185 | 0,009419 | 3,4620 | 0,2621 |
| 3 | 7,6380 | 9,3328 | 0,009333 | 3,8190 | 0,2597 |
| 4 | 5,4220 | 9,2593 | 0,009259 | 2,7110 | 0,2577 |
| 5 | 7,0810 | 9,4535 | 0,009454 | 3,5405 | 0,2631 |
| 6 | 5,7350 | 23,5725 | 0,023573 | 2,8675 | 0,6560 |
| 7 | 3,9670 | 24,2218 | 0,024222 | 1,9835 | 0,6741 |
| 8 | 6,1520 | 23,7685 | 0,023769 | 3,0760 | 0,6615 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΑ  10kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d =0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 6.745V

Uκ = 9.3170kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 6.924V

Uκ = 9.4185kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 7.638V

Uκ = 9.3328kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.422V

Uκ = 9.2593kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 7.081V

Uκ = 9.4535kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 5.735V

Uκ = 23.5725kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 3.967V

Uκ = 24.2218kV

Κλίμακα : Uκ: 1V/div

Uμ: 5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 20nF

U_ = 6.152V

Uκ = 23.7685kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 5V/div

t : 2μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 11kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.3510 | 10.3530 | 0.010353 | 14.1755 | 0.2881 |
| 2 | 27.5260 | 10.4601 | 0.010460 | 13.7630 | 0.2911 |
| 3 | 26.4120 | 10.2900 | 0.010290 | 13.2060 | 0.2864 |
| 4 | 29.6080 | 10.7464 | 0.010746 | 14.8040 | 0.2991 |
| 5 | 38.6050 | 10.4279 | 0.010428 | 19.3025 | 0.2902 |
| 6 | 35.4830 | 10.1409 | 0.010141 | 17.7415 | 0.2822 |
| 7 | 34.2230 | 10.4811 | 0.010481 | 17.1115 | 0.2917 |
| 8 | 36.4650 | 10.4587 | 0.010459 | 18.2325 | 0.2911 |
| 9 | 39.1620 | 10.4769 | 0.010477 | 19.5810 | 0.2916 |
| 10 | 35.0550 | 10.4895 | 0.010490 | 17.5275 | 0.2919 |
| 11 | 35.6060 | 10.6316 | 0.010632 | 17.8030 | 0.2959 |
| 12 | 38.6520 | 10.5000 | 0.010500 | 19.3260 | 0.2922 |
| 13 | 38.5550 | 10.5469 | 0.010547 | 19.2775 | 0.2935 |
| 14 | 32.4800 | 10.6141 | 0.010614 | 16.2400 | 0.2954 |
| 15 | 38.1240 | 10.6197 | 0.010620 | 19.0620 | 0.2955 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ  ΣΤΑ  11kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d =0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 28.351V

Uκ = 10.3530kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 5/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 27.526V

Uκ = 10.4601kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 26.412V

Uκ = 10.29kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 29.608V

Uκ = 10.7464kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 38.605V

Uκ = 10.4279kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 35.483V

Uκ = 10.1409kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 34.223V

Uκ = 10.4811kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 36.465V

Uκ = 10.4587kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 39.162V

Uκ = 10.4769kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 35.055V

Uκ = 10.4895kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 35.606V

Uκ = 10.6316kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 38.652V

Uκ = 10.5kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 13

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 38.555V

Uκ =  10.5469kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 14

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 32.48V

Uκ = 10.6141kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 15

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 38.124V

Uκ = 10.6197kV

Κλίμακα : Uκ: 5V/div

Uμ: 10V/div

t : 2μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 12kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.8023 | 11.1668 | 0.0111668 | 3.9012 | 0.3108 |
| 2 | 8.2068 | 11.6778 | 0.0116778 | 4.1034 | 0.3250 |
| 3 | 5.7336 | 11.6078 | 0.0116078 | 2.8668 | 0.3230 |
| 4 | 8.1240 | 11.4573 | 0.0114573 | 4.0620 | 0.3189 |
| 5 | 6.6700 | 11.3470 | 0.0113470 | 3.3350 | 0.3158 |
| 6 | 8.8140 | 12.2273 | 0.0122273 | 4.4070 | 0.3403 |
| 7 | 9.2540 | 12.0803 | 0.0120803 | 4.6270 | 0.3362 |
| 8 | 7.9010 | 12.0523 | 0.0120523 | 3.9505 | 0.3354 |
| 9 | 9.3200 | 12.1321 | 0.0121321 | 4.6600 | 0.3376 |
| 10 | 8.3630 | 12.4023 | 0.0124023 | 4.1815 | 0.3452 |
| 11 | 9.8210 | 12.2973 | 0.0122973 | 4.9105 | 0.3422 |
| 12 | 9.0000 | 12.2346 | 0.0122346 | 4.5000 | 0.3405 |
| 13 | 8.0170 | 12.1585 | 0.0121585 | 4.0085 | 0.3384 |
| 14 | 8.9210 | 12.1140 | 0.0121140 | 4.4605 | 0.3371 |
| 15 | 8.6270 | 12.0610 | 0.0120610 | 4.3135 | 0.3357 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ  ΣΤΑ  12kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d =0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 7.8023V

Uκ = 11.1668kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 8.2068V

Uκ = 11.6778kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 5.7336V

Uκ = 11.6078kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 8.124V

Uκ = 11.4573kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 6.67V

Uκ = 11.3470kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 8.814V

Uκ = 12.2273kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 9.254V

Uκ = 12.0803kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 7.901V

Uκ = 12.0523kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 9.32V

Uκ = 12.1321kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 8.363V

Uκ = 12.4023kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 9.821V

Uκ = 12.2973kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 9V

Uκ = 12.2346kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 13

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 8.017V

Uκ = 12.1585kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 14

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 8.921V

Uκ = 12.1140kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 15

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 8.627V

Uκ = 12.0610kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 2μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 13kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.0760 | 12.4775 | 0.012478 | 2.5380 | 0.3472 |
| 2 | 7.7524 | 12.3650 | 0.012365 | 3.8762 | 0.3441 |
| 3 | 9.4380 | 12.6415 | 0.012641 | 4.7190 | 0.3518 |
| 4 | 7.2170 | 12.2570 | 0.012257 | 3.6085 | 0.3411 |
| 5 | 4.7570 | 12.2710 | 0.012271 | 2.3785 | 0.3415 |
| 6 | 9.4060 | 12.2570 | 0.012257 | 4.7030 | 0.3411 |
| 7 | 10.9520 | 12.6175 | 0.012618 | 5.4760 | 0.3511 |
| 8 | 7.3680 | 12.3445 | 0.012345 | 3.6840 | 0.3435 |
| 9 | 9.8100 | 12.3725 | 0.012373 | 4.9050 | 0.3443 |
| 10 | 9.8400 | 12.8275 | 0.012828 | 4.9200 | 0.3570 |
| 11 | 8.7430 | 12.9675 | 0.012968 | 4.3715 | 0.3609 |
| 12 | 11.7670 | 12.0925 | 0.012093 | 5.8835 | 0.3365 |
| 13 | 12.7260 | 12.8434 | 0.012843 | 6.3630 | 0.3574 |
| 14 | 21.4160 | 13.5312 | 0.013531 | 10.7080 | 0.3766 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ  ΣΤΑ  13kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d =0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 5.076V

Uκ = 12.4775kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 7.7524V

Uκ = 12.3650kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 9.438V

Uκ = 12.6415kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 7.217V

Uκ = 12.2570kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 4.757V

Uκ = 12.2710kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 9.406V

Uκ = 12.2570kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 10.952V

Uκ = 12.6175kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 7.368V

Uκ = 12.3445kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 9.81V

Uκ = 12.3725kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 9.84V

Uκ = 12.8275kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 8.743V

Uκ = 12.9675kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 2V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 11.767V

Uκ = 12.0925kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 13

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 12.726V

Uκ = 12.8434kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 14

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 21.416V

Uκ = 13.5312kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ: 5V/div

t : 2μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 14kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(EΞΟΔΟΣ) (V) | V(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | V(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.5382 | 13.2493 | 0.0132493 | 4.7691 | 0.3687 |
| 2 | 14.9211 | 13.2459 | 0.0132459 | 7.4605 | 0.3686 |
| 3 | 16.5893 | 13.5429 | 0.0135429 | 8.2946 | 0.3769 |
| 4 | 19.2720 | 13.5212 | 0.0135212 | 9.6360 | 0.3763 |
| 5 | 15.6320 | 13.3872 | 0.0133872 | 7.8160 | 0.3726 |
| 6 | 25.4661 | 13.3732 | 0.0133732 | 12.7331 | 0.3722 |
| 7 | 23.6757 | 13.3599 | 0.0133599 | 11.8379 | 0.3718 |
| 8 | 25.7120 | 13.4328 | 0.0134328 | 12.8560 | 0.3738 |
| 9 | 23.6815 | 13.6008 | 0.0136008 | 11.8408 | 0.3785 |
| 10 | 30.0330 | 13.9589 | 0.0139589 | 15.0165 | 0.3885 |
| 11 | 23.5095 | 13.5438 | 0.0135438 | 11.7548 | 0.3769 |
| 12 | 30.4818 | 13.4069 | 0.0134069 | 15.2409 | 0.3731 |
| 13 | 18.3474 | 13.2307 | 0.0132307 | 9.1737 | 0.3682 |
| 14 | 31.7922 | 13.2794 | 0.0132794 | 15.8961 | 0.3696 |
| 15 | 31.9007 | 13.2487 | 0.0132487 | 15.9504 | 0.3687 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΑ 14kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =  9.5382V

Uκ = 13.2493kV

Κλίμακα : Uκ:  2V/div

Uμ:  2V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 14.9211V

Uκ = 13.2459kV

Κλίμακα : Uκ:  2V/div

Uμ:  2V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 16.5893V

Uκ = 13.5429kV

Κλίμακα : Uκ:  2V/div

Uμ:  5V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 19.2720V

Uκ = 13.5212kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 15.6320V

Uκ = 13.3872kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 25.4661V

Uκ = 13.3732kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 23.6757V

Uκ = 13.3599kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =  25.7120V

Uκ = 13.4328kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 23.6815V

Uκ = 13.6008kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 30.0330V

Uκ = 13.9589kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =  23.5095V

Uκ = 13.5438kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =  30.4818V

Uκ = 13.4069kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 13

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 18.3474V

Uκ = 13.2307kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 14

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =  31.7922V

Uκ = 13.2794kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 15

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 31.9007V

Uκ = 13.2487kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 15kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(EΞΟΔΟΣ) (V) | V(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | V(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.9707 | 14.0467 | 0.0140467 | 15.9707 | 0.3909 |
| 2 | 25.9289 | 13.9958 | 0.0139958 | 25.9289 | 0.3895 |
| 3 | 27.2328 | 14.4023 | 0.0144023 | 27.2328 | 0.4008 |
| 4 | 22.3883 | 14.1348 | 0.0141348 | 33.5825 | 0.3934 |
| 5 | 21.3592 | 14.6087 | 0.0146087 | 32.0388 | 0.4066 |
| 6 | 20.2886 | 13.8707 | 0.0138707 | 30.4329 | 0.3860 |
| 7 | 17.4653 | 13.2813 | 0.0132813 | 26.1979 | 0.3696 |
| 8 | 17.1595 | 13.9977 | 0.0139977 | 25.7393 | 0.3896 |
| 9 | 20.4124 | 14.0497 | 0.0140497 | 20.4124 | 0.3910 |
| 10 | 22.2975 | 14.3085 | 0.0143085 | 22.2975 | 0.3982 |
| 11 | 21.8667 | 15.6982 | 0.0156982 | 32.8000 | 0.4369 |
| 12 | 23.9612 | 15.6338 | 0.0156338 | 47.9225 | 0.4351 |
| 13 | 24.0194 | 14.7100 | 0.0147100 | 60.0485 | 0.4094 |
| 14 | 21.8593 | 15.2616 | 0.0152616 | 54.6482 | 0.4247 |
| 15 | 26.8574 | 15.4863 | 0.0154863 | 67.1435 | 0.4310 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΑ 15kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =  15.9707V

Uκ = 14.0467 kV

Κλίμακα : Uκ:  2V/div

Uμ:  10V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 25.9289V

Uκ = 13.9958kV

Κλίμακα : Uκ:  2V/div

Uμ:  10V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 27.2328V

Uκ = 14.4023kV

Κλίμακα : Uκ:  2V/div

Uμ:  10V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 22.3883V

Uκ = 14.1348kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 21.3592V

Uκ = 14.6087kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 20.2886V

Uκ = 13.8707kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 17.4653V

Uκ = 13.2813kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =  17.1595V

Uκ = 13.9977kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 20.4124V

Uκ = 14.0497kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 22.2975V

Uκ = 14.3085kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =  21.8667V

Uκ = 15.6982kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  10V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =  23.9612V

Uκ = 15.6338kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  20V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 13

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 24.0194V

Uκ = 14.7100kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  20V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 14

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =  21.8593V

Uκ = 15.2616kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  20V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 15

Δοκίμιο:        Pertinax  Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:  Ακίδα-Πλάκα

(R= 0.9mm)

Μορφή τάσης : +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 26.8574V

Uκ = 15.4863kV

Κλίμακα : Uκ: 2V/div

Uμ:  20V/div

t : 2μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 16kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | V(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | V(ΕΙΣΟΔΟΣ) (ΜV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.9926 | 14.7894 | 0.0147894 | 10.4963 | 0.4116 |
| 2 | 19.7263 | 14.9063 | 0.0149063 | 9.8632 | 0.4148 |
| 3 | 21.5577 | 15.1934 | 0.0151934 | 10.7789 | 0.4228 |
| 4 | 19.6609 | 14.8758 | 0.0148758 | 9.8305 | 0.4140 |
| 5 | 18.3697 | 15.5447 | 0.0155447 | 9.1849 | 0.4326 |
| 6 | 22.9420 | 15.3476 | 0.0153476 | 11.4710 | 0.4271 |
| 7 | 20.2876 | 14.6287 | 0.0146287 | 10.1438 | 0.4071 |
| 8 | 19.8014 | 14.7156 | 0.0147156 | 9.9007 | 0.4095 |
| 9 | 18.4230 | 14.8767 | 0.0148767 | 9.2115 | 0.4140 |
| 10 | 17.8320 | 15.1162 | 0.0151162 | 8.9160 | 0.4207 |
| 11 | 21.6454 | 14.8727 | 0.0148727 | 10.8227 | 0.4139 |
| 12 | 20.0999 | 14.9466 | 0.0149466 | 10.0500 | 0.4160 |
| 13 | 24.4648 | 14.8650 | 0.0148650 | 12.2324 | 0.4137 |
| 14 | 20.4009 | 15.1001 | 0.0151001 | 10.2005 | 0.4202 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΑ 16kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ =20.9926V

Uκ = 14.7894kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 19.7263V

Uκ = 14.9063kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 21.5577V

Uκ = 15.1934kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 19.6609V

Uκ = 14.8758kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 18.3697V

Uκ = 15.5447kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 22.942V

Uκ = 15.3476kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 20.2876V

Uκ = 14.6287kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 19.8014V

Uκ = 14.7156kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 18.423V

Uκ = 14.8767kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 17.832V

Uκ = 15.1162kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 21.6454V

Uκ = 14.8727kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 20.0999V

Uκ = 14.9466kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 13

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 24.4648V

Uκ = 14.8650kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 14

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 20.4009V

Uκ = 15.1001kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ :  5V/div

t :  1μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 17kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | V(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | V(ΕΙΣΟΔΟΣ) (MV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.2322 | 15.8390 | 0.0158390 | 11.1161 | 1259.4120 |
| 2 | 25.6212 | 16.0264 | 0.0160264 | 12.8106 | 1274.3120 |
| 3 | 23.1715 | 16.0034 | 0.0160034 | 11.5858 | 1272.4892 |
| 4 | 25.9252 | 15.9445 | 0.0159445 | 12.9626 | 1267.8055 |
| 5 | 20.2882 | 15.9878 | 0.0159878 | 10.1441 | 1271.2424 |
| 6 | 22.0494 | 16.0624 | 0.0160624 | 11.0247 | 1277.1757 |
| 7 | 19.0298 | 16.0140 | 0.0160140 | 9.5149 | 1273.3324 |
| 8 | 23.1570 | 15.7334 | 0.0157334 | 11.5785 | 1251.0186 |
| 9 | 23.9085 | 15.9271 | 0.0159271 | 11.9543 | 1266.4223 |
| 10 | 26.0488 | 15.9988 | 0.0159988 | 13.0244 | 1272.1191 |
| 11 | 18.0560 | 15.9229 | 0.0159229 | 9.0280 | 1266.0856 |
| 12 | 24.3797 | 15.9208 | 0.0159208 | 12.1899 | 1265.9158 |
| 13 | 20.2011 | 15.9263 | 0.0159263 | 10.1006 | 1266.3555 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΑ 17kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm =  60nF

U_ = 22.2322V

Uκ = 15.8390kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 25.6212V

Uκ = 16.0264kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 23.1715V

Uκ = 16.0034kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 25.9252V

Uκ = 15.9445kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 20.2882V

Uκ = 15.9878kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t : 500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 22.0494V

Uκ = 16.0624kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t : 2μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 19.0298V

Uκ = 16.0140kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t : 500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 23.157V

Uκ = 15.7334kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 23.9085V

Uκ = 15.9271kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 26.0488V

Uκ = 15.9988kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 18.056V

Uκ = 15.9229kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 24.3797V

Uκ = 15.9208 kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 13

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 20.2011V

Uκ = 15.9263 kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t : 1μs/div

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑ 18kV

| ΜΕΤΡΗΣΗ | ΔV(ΕΞΟΔΟΣ) (V) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (kV) | ΔV(ΕΙΣΟΔΟΣ) (ΜV) | W=1/2*ΔV (eV) | E=2*Umax/[R*ln(4d/R)] (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.9320 | 17.9959 | 0.017996 | 12.4660 | 0.5008 |
| 2 | 26.4497 | 16.8860 | 0.016886 | 13.2249 | 0.4699 |
| 3 | 27.5586 | 16.9420 | 0.016942 | 13.7793 | 0.4715 |
| 4 | 24.3549 | 16.8466 | 0.016847 | 12.1775 | 0.4688 |
| 5 | 28.7322 | 16.8051 | 0.016805 | 14.3661 | 0.4677 |
| 6 | 23.4835 | 16.9136 | 0.016914 | 11.7418 | 0.4707 |
| 7 | 29.9822 | 18.3291 | 0.018329 | 14.9911 | 0.5101 |
| 8 | 27.4786 | 17.9514 | 0.017951 | 13.7393 | 0.4996 |
| 9 | 24.6777 | 16.7966 | 0.016797 | 12.3389 | 0.4674 |
| 10 | 25.4111 | 16.8661 | 0.016866 | 12.7056 | 0.4694 |
| 11 | 23.2908 | 16.8157 | 0.016816 | 11.6454 | 0.4680 |
| 12 | 27.2745 | 18.3753 | 0.018375 | 13.6373 | 0.5114 |
| 13 | 27.3853 | 17.2773 | 0.017277 | 13.6927 | 0.4808 |

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΑ 18kV

ΜΕΤΡΗΣΗ 1

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 24.932V

Uκ = 17.9959kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  1μs/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 2

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 26.4497V

Uκ = 16.8860kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 3

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 27.5586V

Uκ = 16.9420kV

Κλίμακα : Uκ: 10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 4

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 24.3549V

Uκ = 16.8466kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t : 500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 5

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 28.7322V

Uκ = 16.8051kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 6

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 23.4835V

Uκ = 16.9136kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 7

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 29.9822V

Uκ = 18.3291kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 8

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 27.4786V

Uκ = 17.9514kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 9

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 24.6777V

Uκ = 16.7966kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 10

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 25.4111V

Uκ = 16.8661kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 11

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 23.2908V

Uκ = 16.8157kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 12

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 27.2745V

Uκ = 18.3753kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΜΕΤΡΗΣΗ 13

Δοκίμιο:        Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 27.3853V

Uκ = 17.2773kV

Κλίμακα : Uκ:  10V/div

Uμ:  5V/div

t :  500ns/div

ΔΙΑΣΠΑΣΗ

19kV

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d =0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 146.2239V

Uκ = 17.4321kV

Κλίμακα : Uκ: 30V/div

Uμ: 30V/div

t : 5μs/div

20kV

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 215.247V

Uκ = 18.779kV

Κλίμακα : Uκ: 40V/div

Uμ: 40V/div

t : 10μs

21kV

Δοκίμιο:         Pertinax Φ150

d = 0.5mm

Ηλεκτρόδια:   Ακίδα-Πλάκα

(R=0.9mm)

Μορφή τάσης: +1,2/50μs

Cm = 60nF

U_ = 606.886V

Uκ = 18.7536kV

Κλίμακα : Uκ: 80V/div

Uμ: 80V/div

t : 5μs/div

Παρακάτω φαίνονται εικόνες του παλμογράφου από την διάσπαση, που δεν μπορούν να επεξεργαστούν στο excel,λόγω των υψηλών τιμών που λαμβάνει η τάση.

# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η συγκεκριμένη εργασία, όπως αναφέρθηκε, έγινε στα πλαίσια της μελέτης της διηλεκτρικής αντοχής του βιομηχανικού μονωτικού υλικού  pertinax. Ο σκοπός μας ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη μελέτη των ιδιοτήτων του υλικού και η καταγραφή της συμπεριφοράς του στις όποιες δοκιμές το υποβάλλαμε. Αυτό έγινε με τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις που παρουσιάσαμε από τις οποίες βγάλαμε και τα συμπεράσματα μας. Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί ότι απόλυτη και ακριβής μελέτη για την συμπεριφορά του υλικού δεν μπορεί να γίνει καθώς η διάταξη μας και το υλικό επηρεάζονταν σημαντικά από διάφορους εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να υπολογιστούν. Τέτοιοι είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος , η υγρασία η σκόνη και διάφορα άλλα παράσιτα. Εμείς ασφαλώς προσπαθήσαμε να τα περιορίσουμε λαμβάνοντας μετρήσεις  σε σταθερή θερμοκρασία αλλά δεν μπορέσαμε να τα ελαχιστοποιήσουμε. Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθούμε και σε τυχόντα απρόβλεπτα σφάλματα στην εκτέλεση των μετρήσεων από τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν. Για παράδειγμα η γεννήτρια κρουστικών τάσεων που χρησιμοποιήσαμε δεν μπορεί να θεωρηθεί και απόλυτα ακριβής λόγω της κατασκευής της και της λειτουργίας της κι αυτό διότι μετατρέπει εσωτερικά DC τάση σε κρουστική. Έτσι εφόσον ρυθμίζουμε αναλογικά και με το χέρι την τάση και όντας οι υποδιαιρέσεις της κλίμακας μικρές το  ενδεχόμενο του σφάλματος αυξάνεται. Ακόμα και ο παλμογράφος παρόλο που είναι ψηφιακός μπορεί να κάνει σφάλματα προερχόμενα από παράσιτα και διάφορες συνδέσεις καλωδίων π.χ ομοαξονικά,probe, τα οποία μάλιστα δημιουργούν πολλά προβλήματα στις μετρήσεις.

Παρατηρώντας λοιπόν κάποιος τις επεξεργασμένες γραφικές παραστάσεις μπορούμε να δούμε σε ορισμένες τιμές τάσης διαφορετική μορφή της κυματομορφής στην ίδια τάση. Αυτό οφείλεται στους παράγοντες που αναφέρθηκαν καθώς οι μετρήσεις δεν γίνονταν σε ιδανικό περιβάλλον. Θα πρέπει ακόμα να αναφερθεί ότι κατά την αποτύπωση της μέτρησης από την πειραματική διάταξη στον παλμογράφο παρατηρήθηκαν κάποιες ανομοιομορφίες στην κλίμακα του χρόνου οι οποίες λογικά επέφεραν και κάποιο σφάλμα.

Το υλικό το καταπονήσαμε για να το μελετήσουμε επιβάλλοντας του τάση από 4kV  ως και  21kV. Μ αυτό τον τρόπο το υποβάλλαμε στην διαδικασία της γήρανσης.

Από τους 4 βασικούς παράγοντες γήρανσης και διάτρησης, που έχουν αναφερθεί(απώλειες Joule ,δυνάμεις Coulomb, θερμοκρασία περιβάλλοντος και μερικές εκκενώσεις), πρέπει να μην συμπεριλάβουμε τη θερμοκρασία, γιατί η θερμοκρασία ήταν σχεδόν σταθερή σε όλη τη διάρκεια των μετρήσεων και ίση με 20οC. Επίσης δεν επιδρούν οι απώλειες Joule, διότι η χρονική διάρκεια της διάσπασης είναι μικρή και δεν προλαβαίνει να υπάρξει θερμική καταπόνηση. Επομένως οι παράγοντες με βάση τους οποίους θα ερμηνεύσουμε τις γραφικές παραστάσεις είναι οι δυνάμεις Coulomb που σχετίζονται με την μείωση  του φορτίου και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που είναι υπεύθυνες για την αύξηση του φορτίου.

Τα δύο αυτά  σημεία έρχονται να συμπληρώσουν οι δύο θεωρίες  η μακροσκοπική και η κβαντομηχανική.

Με την κβαντική θεωρία εξηγείται η αύξηση των φορτίων. Σύμφωνα με αυτήν η αύξηση της τάσης δημιουργεί πολλά ελευθέρα ηλεκτρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύεται ο ιονισμός με κρούσεις. Οι κρούσεις αυτές εξηγούν τις μεγάλες ταχύτητες των ελεύθερων ηλεκτρόνιων που υπολογίστηκαν κάθε φορά και συμπεριλαμβάνονται στους προηγούμενους πίνακες. Με τον ίδιο τρόπο συνεπώς θα αυξάνονται και όλα τα μεγέθη, τα οποία  είναι ανάλογα με τα μεγέθη των φορτίων.

Συνδυάζοντας τις δύο θεωρίες μπορούμε να καταλάβουμε τη μείωση των φορτίων οπότε και την αύξηση των δυνάμεων Coulomb.

Ένα ακόμα συμπέρασμα είναι πως , αφού οι μεταβολές στην καμπύλη οφείλονται σε κάποιον από τους δύο παράγοντες που αναφέρθηκαν, σημαίνει πως τα άλματα στις καμπύλες φανερώνουν  αλλαγές στη δομή του υλικού. Παρατηρήσαμε πως σε κάποιες μετρήσεις είχαμε δύο άλματα.

Αυτές οι αλλαγές της δομής του υλικού π.χ γήρανση είναι ο λόγος που μπορεί να παρουσιαστεί διαφορά από μέτρηση σε μέτρηση. Η τελική γήρανση του υλικού εκδηλωνόταν σαν δενδροειδή διάτρηση όπως στο σχήμα 2-3 για αρνητική ακίδα.

Για τις ηλεκτρικές εκκενώσεις βλέπουμε ότι καθώς αυξάνεται η επιβαλλόμενη τάση γίνονται πιο ευδιάκριτες στις γραφικές παραστάσεις πράγμα και λογικό καθώς η ενέργεια ΔW είναι μεγαλύτερη. Καθώς λοιπόν αυξάνει το ΔW αυξάνει και η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων που εγκαταλείπουν το υλικό και προσκρούουν σε μόρια αέρα του περιβάλλοντος. Στις χαμηλότερες τάσεις η ενέργεια των ηλεκτρονίων αυτών(eV) δεν αντιστοιχεί σε οπτικό φάσμα πράγμα που συμβαίνει κατά τη διάσπαση του υλικού όπου η ενέργεια είναι πολύ μεγαλύτερη και κατά το φαινόμενο παρατηρείται η λάμψη εκείνη που το χαρακτηρίζει.

Πρέπει τελειώνοντας να αναφέρουμε ότι μετά την πρώτη διάσπαση  το υλικό συνήθιζε την υψηλή τάση, έβρισκε κάποιο αγώγιμο δρόμο και έτσι για την ίδια τάση δεν επαναλαμβανόταν η διάσπαση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]    Π. Δ. Μπούρκας : Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

Αθήνα 1998

[2]    Π. Δ. Μπούρκας : Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων

Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

Αθήνα 1997

[3]   Κ.Καγκαράκης : Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

Εκδόσεις  Σ υμμετρία

Αθήνα 1994

# Text boxes

Στατιστική Ανάλυση Των Μερικών Εκκνώσεων Υπό Κρουστική Τάση 1,2/50μs σε Pertinax 0,5mm στον αέρα

Χριστίνα-Ναταλία Μ. Μελά

Αλέξανδρος-Σάββας Ι. Τσιλάβης

Στατιστική Ανάλυση Των Μερικών Εκκνώσεων Υπό Κρουστική Τάση 1,2/50μs σε Pertinax 0,5mm στον αέρα

Χριστίνα-Ναταλία Μ. Μελά

Αλέξανδρος-Σάββας Ι. Τσιλάβης

............................

Π.Δ.Μπούρκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Κ. Γ. Καραγιαννόπουλος  Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Ν. Ι. Θεοδώρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

...................................

Χριστίνα-Ναταλία Μ. Μελά

Αλέξανδρος-Σάββας Ι. Τσιλάβης

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Χριστίνα-Ναταλία Μ. Μελά

Copyright ©Αλέξανδρος-Σάββας Ι. Τσιλάβης

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.