# ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

## ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ανάλυση της εφαρμογής των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

### Ιωάννα Σ. Κουράντη

Επιβλέπουσα: Σταυρούλα Καβατζά

Λέκτορας Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε στις 25 Ιουλίου 2006 από την τριμελή εξεταστική επιτροπή:

Σ. Καβατζά                     Φ. Τοπαλής                            Ν. Χατζηαργυρίου

Λέκτορας Ε.Μ.Π.           Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.         Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούλιος 2006

……………………..

Ιωάννα Σ. Κουράντη

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Ιωάννα Σ. Κουράντη, 2006

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς το συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

# Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία ανάλυση της λειτουργίας των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

Στo κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή), παρουσιάζονται το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές τους, ενώ γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στις προσπάθειες διεθνούς συντονισμού για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τέλος, αναφέρονται συνοπτικά οι τρεις ευέλικτοι μηχανισμοί του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

Στα κεφάλαια 2 και 3 αναλύονται ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης και ο μηχανισμός της από Κοινού Υλοποίησης, που αποτελούν δύο από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο και βασίζονται στην υλοποίηση έργων που οδηγούν σε μειώσεις εκπομπών. Αναφέρονται τα βασικά τους χαρακτηριστικά και οι αρχές τους και παρουσιάζεται η διαδικασία εφαρμογής τους. Αναφέρονται οι διοικούσες αρχές τους και, όπου είναι διαθέσιμα, στατιστικά στοιχεία σχετικά με αυτούς και γίνεται μία αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας τους.

Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται ο τρίτος ευέλικτος μηχανισμός του Πρωτοκόλλου του Κυότο, η Εμπορία Εκπομπών. Παρουσιάζονται η φιλοσοφία και ο σκοπός του και γίνεται μία εκτενής αναφορά στα συστήματα εμπορίας εκπομπών. Στη συνέχεια αναλύεται το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφεται η νομική του βάση, η λειτουργία του και η εμπειρία από τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του και δίνεται έμφαση στην κατάρτιση των Εθνικών Σχεδίων Κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών πρώτης και δεύτερης φάσης. Τέλος, αναφέρονται τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια που συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ και οι υπηρεσίες που παρέχουν.

Στο κεφάλαιο 5 αναλύεται η Αγορά Δικαιωμάτων εκπομπών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ΣΕΔΕ. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της και η σχέση της με τα πολιτικά γεγονότα που επισυμβαίνουν στα πλαίσια του ΣΕΔΕ. Στη συνέχεια, με χρήση βασικών δεικτών και εννοιών της Τεχνικής Ανάλυσης αγορών, μελετάται η συμπεριφορά της Αγοράς και η συμβατότητά της με τα θεωρητικά μοντέλα, καθώς και οι προσδοκίες των συναλλασσομένων σε αυτήν. Περιγράφεται επίσης η επίδραση της αγοράς Δικαιωμάτων εκπομπών στην αγορά ηλεκτρισμού, τόσο ως προς τις τιμές,  μέσω της συσχέτισης της τιμής του Δικαιώματος με την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και ως προς τον τρόπο παραγωγής, μέσω της μελέτης των διαγραμμάτων επιπέδων μετάβασης από σταθμούς παραγωγής άνθρακα σε σταθμούς παραγωγής φυσικού αερίου. Παρουσιάζεται τέλος η εξέλιξη της αγοράς πιστώσεων που προκύπτουν από τα έργα ΜΚΑ.

Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με το ΣΕΔΕ, και δίνεται έμφαση στα Εθνικά Σχέδια Κατανομής πρώτης και δεύτερης περιόδου.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική Αλλαγή, Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης, από Κοινού Υλοποίηση, Εμπορία Εκπομπών, Εθνικά Σχέδια Κατανομής, Τεχνική Ανάλυση

# Abstract

The subject of this diploma thesis is the analysis of the Kyoto Protocol flexible mechanisms’ function.

In Chapter 1 (Introduction), a description of the greenhouse effect, the climate change and their consequences is made, as well as a short reference to the history of the efforts for an international coordination to face the problem. The three Kyoto Protocol flexible mechanisms are also mentioned.

In Chapters 2 and 3, the Clean Development Mechanism (CDM) and the Joint Implementation (JI) are analysed. The CDM and the JI are two of the Kyoto Protocol flexible mechanisms and they are project-oriented towards activities that lead to lower greenhouse gas emissions levels. A reference to their fundamental characteristics and their principles and a presentation of their project cycles are following. Their administrative authorities are mentioned, together with statistical data, where available. Moreover, their mode of functioning is assessed.

In Chapter 4, the Emissions Trading (ET), the third Kyoto Protocol flexible mechanism, is analysed. The philosophy and the intentions of ET are presented and a detailed reference to the emissions trading systems is made. Furthermore, an analysis of the European Union Emissions Trading System (EU ETS) is made: its legal base, its function and the experience of the first year of its application are described, while the formation of the first and second period National Allocation Plans is emphasized. The EU ETS exchanges and the services they provide are also mentioned.

In Chapter 5, the Market functioning within the EU ETS is analysed. Its fundamental characteristics and its relevance to political facts taking place in the field of the EU ETS are presented. The evolution of the Market and its compatibility with the theoretical market models are studied by means of  the Technical Market Analysis. The expectations of those who are involved in the Market are also assessed. Furthermore, the impact of the Allowances Market to the Electricity Market is described: the correlation between electricity prices and allowance prices is calculated   and switch level charts are used to find out when the allowance prices were high enough to lead to a change over from coal plants to gas plants in the electricity production. The evolution of the market of Certified Emissions Reductions issued by CDM projects is also presented.

In Chapter 6, the situation prevailing in Greece as far as the EU ETS is concerned is described, and emphasis is lied on the first and second period National Allocation Plans.

Keywords: Climate Change, Clean Development Mechanism, Joint Implementation, Emissions Trading, National Allocation Plans, Technical Analysis

# Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Σταυρούλα Καβατζά, Λέκτορα του ΕΜΠ, για τις συμβουλές, την καθοδήγηση και την αμέριστη συμπαράστασή της κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο για τη στήριξή του στην προσπάθειά μου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον κ. Γεώργιο Στάμτση για την πολύτιμη βοήθειά του, για τις γνώσεις και το χρόνο που αφιέρωσε και για τις καίριες παρεμβάσεις του.

# Περιεχόμενα

Εικόνες 										9

Πίνακες										10

- Εισαγωγή									11

  - Το φαινόμενο του θερμοκηπίου					11

  - Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στο παγκόσμιο κλίμα	13

  - Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής					15

  - Ιστορικό διεθνών συμφωνιών για την κλιματική αλλαγή		17

    - Δημιουργία του IPCC						17

    - Η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (Ρίο 1992)						17

    - Η Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC)						17

    - Η τρίτη Διάσκεψη των Μερών στο Κυότο της Ιαπωνίας (1997)	18

    - Οι Συμφωνίες του Μαρακές (2001)				18

  - Το Πρωτόκολλο του Κυότο						18

    - Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ)			20

    - Από Κοινού Υλοποίηση (ΚΥ)					21

    - Εμπορία Εκπομπών						21

- Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης						23

  - Γενικά									23

  - Αρχές									23

  - Διοίκηση								24

    - Η Διάσκεψη των Μερών						24

    - Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΜΚΑ				24

    - Οι Ορισμένοι Λειτουργικοί Φορείς				25

    - Ορισμένη Εθνική Αρχή για το ΜΚΑ				25

  - Συμμετοχή σε έργο ΜΚΑ						25

    - Κριτήρια για τις φιλοξενούσες χώρες				25

    - Κριτήρια για τις επενδύτριες χώρες				25

  - Τομείς δραστηριότητας έργων ΜΚΑ					26

  - Κριτήρια καταλληλότητας για έργα ΜΚΑ				26

  - Κύκλος έργου ΜΚΑ							27

  - Οι μεθοδολογίες κατάρτισης σεναρίων αναφοράς			28

  - Έργα μικρής κλίμακας						29

  - Δύο παραδείγματα καταγεγραμμένων έργων ΜΚΑ			30

    - Αιολικό πάρκο στο Τζανμπέι Μανζίνγκ (Κίνα)			30

    - Βιομάζα στο Ραζαστάν (Ινδία)					32

  - Εκτίμηση της εξέλιξης του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης	33

    - Στατιστική κατανομή έργων ΜΚΑ				33

    - Εκτίμηση του ΜΚΑ						38

    - Προβλήματα του ΜΚΑ						39

- Από Κοινού Υλοποίηση							42

  - Γενικά									42

  - Αρχές									42

  - Οι δύο τροχιές								42

    - Η τροχιά 1 (JIFT: JI First Track)					42

    - Η τροχιά 2 (JIST: JI Second Track)				43

  - Πιθανές φιλοξενούσες και επενδύτριες χώρες			43

  - Πλεονεκτήματα του μηχανισμού της από Κοινού Υλοποίησης	44

  - Η διαδικασία για την υλοποίηση έργου ΚΥ τροχιάς 2		44

  - Η Επιτροπή Επιτήρησης ΚΥ (JI Supervisory Committee-JISC)	45

    - Η πρώτη συνάντηση						46

    - Η δεύτερη συνάντηση						46

    - Η τρίτη συνάντηση						46

  - Εκτίμηση της εξέλιξης της ΚΥ					46

  - Σχέδιο Πράσινης Επένδυσης (Green Investment Scheme)		47

    - Συμμετέχοντες στο Σχέδιο Πράσινης Επένδυσης			48

    - Τύποι δραστηριοτήτων (scopes)					48

    - Πιθανά πλεονεκτήματα του ΣΠΕ					50

    - Εκτίμηση της εξέλιξης του ΣΠΕ					50

- Εμπορία Εκπομπών								52

  - Γενικά									52

  - Σκοπός									52

    - Το παράδειγμα των εταιριών Α και Β				53

  - Τα συστήματα Εμπορίας Εκπομπών					54

    - Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ		54

    - Το Νορβηγικό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών			54

    - Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Καλιφόρνια		54

    - Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών των ΒΑ ΗΠΑ			55

    - Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ιαπωνίας			56

    - Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών στην Αυστραλία		56

    - Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών του Καναδά			57

  - Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ)	58

    - Οι οδηγίες 2003/87/ΕΚ και 2004/101/ΕΚ			58

    - Η απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2004		60

    - Η λειτουργία του ΣΕΔΕ						60

    - Εμπειρία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΣΕΔΕ		61

    - Τα Εθνικά Σχέδια Κατανομής					62

    - Η εμπειρία από την πρώτη φάση κατάρτισης ΕΣΚ (2005-2007)	63

    - Οδηγίες σχετικά με τη δεύτερη φάση υποβολής ΕΣΚ    (2008-2012)								66

4.5.	Τα χρηματιστήρια Δικαιωμάτων εκπομπών εντός του ΣΕΔΕ		68

    - EEX (European Energy Exchange)				70

    - Nord Pool							70

    - European Climate Exchange Carbon Financial Instruments (ECX CFI)							70

    - Powernext Carbon						71

    - EXAA (Energy Exchange Austria)				71

    - New Values							72

- Ανάλυση Αγοράς Εκπομπών CO2						73

  - Η δημιουργία της Αγοράς						73

  - Χαρακτηριστικά της Αγοράς						80

    - Ρίσκο ή αβεβαιότητα						80

    - Όγκοι EUA							82

    - Contango- Backwardation					82

    - Τεχνική Ανάλυση						86

    - Επίδραση της Αγοράς στη μείωση των εκπομπών από την Ηλεκτροπαραγωγή						90

  - Αγορά CER από έργα ΜΚΑ						93

- Το Πρωτόκολλο του Κυότο και η Ελλάδα					98

  - Συμμετοχή της Ελλάδας στο ΣΕΔΕ					98

  - Το ΕΣΚ της Ελλάδας για την περίοδο 2005-2007			99

    - Προσδιορισμός της συνολικής ποσότητας Δικαιωμάτων2005-2007								100

    - Το Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης (ΣΑΕ)			100

    - Διαδρομή προς την επίτευξη του στόχου περιορισμού εκπομπών 2005-2007						101

    - Μέθοδος προσδιορισμού συνολικής ποσότητας Δικαιωμάτων Εκπομπών							102

    - Μέθοδος προσδιορισμού συνεισφοράς εγκαταστάσεων στις συνολικές εκπομπές						102

    - Πολιτικές και μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών στους τομείς που δεν εμπίπτουν στην οδηγία 2003/87/ΕΚ		103

    - Κατανομή Δικαιωμάτων σε επίπεδο δραστηριότητας		103

    - Κατανομή Δικαιωμάτων σε επίπεδο εγκατάστασης		105

    - Λοιπά θέματα εφαρμογής σε σχέση με την κατανομή Δικαιωμάτων							106

    - Δημόσια διαβούλευση					106

  - Το ΕΣΚ της Ελλάδας για την περίοδο 2008-2012			107

  - Οι πιστοποιημένες εκπομπές της Ελλάδας				109

  - Δραστηριότητα στην Ελλάδα ως προς την Αγορά Δικαιωμάτων	110

  - Συμπεράσματα							111

Βιβλιογραφία									113

# Εικόνες

Εικόνα 1.1: Το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου					11

Εικόνα 1.2:Το επαυξημένο φαινόμενο του θερμοκηπίου				12

Εικόνα 1.3: Παγκόσμια συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα			14

Εικόνα 1.4: Μέση παγκόσμια θερμοκρασία 1880-2004				14

## Εικόνα 1.5: Αύξηση της στάθμης της θάλασσας					15

Εικόνα 1.6: Μεταβολές βροχοπτώσεων 1900-2004					16

Εικόνα 1.7: Οι ευέλικτοι μηχανισμοί του Πρωτοκόλλου του Κυότο			22

Εικόνα 2.1: Καταγεγραμμένες δραστηριότητες έργου με βάση τη φ. χώρα		34

Εικόνα 2.2: Αναμενόμενες CERs ανά φιλοξενούσα χώρα				34

Εικόνα 2.3: Καταγεγραμμένες δραστηριότητες έργου με βάση την επ. χώρα	35

Εικόνα 2.4: Καταγεγραμμένες δραστηριότητες έργου με βάση την περιοχή		36

Εικόνα 2.5: Καταγεγραμμένες δραστηριότητες έργου με βάση την κλίμακα	36

Εικόνα 2.6: Καταγεγραμμένες δραστηριότητες έργου με βάση τον τομέα		37

Εικόνα 2.7:Ορισμένες Εθνικές Αρχές για το ΜΚΑ ανά περιοχή εκτός Παρ. Ι	38

Εικόνα 3.1: Φάσμα πιθανών δραστηριοτήτων ΣΠΕ					48

Εικόνα 3.2: Προσέγγιση προγράμματος						49

Εικόνα 3.3: Προσέγγιση έργου							50

Εικόνα 4.1: Πηγές εκπομπής CO2 στην ΕΕ						61

Εικόνα 5.1: Χρονολογική σειρά έναρξης λειτουργίας χρηματιστηρίων EUA	72

Εικόνα 5.2: Όγκοι EUA ανά μήνα							73

Εικόνα 5.3: Τιμή EUA και σημαντικά γεγονότα					75

Εικόνα 5.4: Όγκοι EUA σε χρηματιστήρια και OTC					75

Εικόνα 5.5: Όγκοι στο EEX								76

Εικόνα 5.6: Όγκοι στο ECX								76

Εικόνα 5.7: Όγκοι στο Nord Pool							77

Εικόνα 5.8: Όγκοι στο Powernext							78

Εικόνα 5.9: Τιμές EUA από EEX							79

Εικόνα 5.10: Μέση τιμή EUA ανά μήνα από EEX					79

Εικόνα 5.11: Τυπική απόκλιση της τιμής EUA ανά μήνα				80

Εικόνα 5.12: Τυπική απόκλιση της τιμής EUA ανά τετράμηνο			81

Εικόνα 5.13: Τυπική απόκλιση της τιμής EUA ανά εξάμηνο			81

Εικόνα 5.14: Contango- Backwardation μεταξύ spot 05 και συμβολαίου Δεκ 05	82

Εικόνα 5.15: Contango- Backwardation μεταξύ spot 05 και συμβολαίου Δεκ 08	82

Εικόνα 5.16: Τιμή spot EUA και προθεσμιακού Δεκεμβρίου 2005			83

Εικόνα 5.17: Contango- Backwardation μεταξύ spot 06 και συμβολαίου Δεκ 06	85

Εικόνα 5.18: Contango- Backwardation μεταξύ spot 06 και συμβολαίου Δεκ 08	85

Εικόνα 5.19: Τιμή spot EUA και προθεσμιακού Δεκεμβρίου 2006			86

Εικόνα 5.20: Ζώνη Bollinger 20 ημερών						87

Εικόνα 5.21: Ζώνη Bollinger 10 ημερών						88

Εικόνα 5.22: Momentum-20, τιμή EUA						89

Εικόνα 5.23: Momentum-10, τιμή EUA						88

Εικόνα 5.24: Switch level 2006							90

Εικόνα 5.25: Ζώνη μετάβασης και τιμή EUA					91

Εικόνα 5.26: Τιμή ηλεκτρισμού- τιμή EUA						93

Εικόνα 5.27: Καταγεγραμμένα έργα ΜΚΑ						94

Εικόνα 5.28: Αναμενόμενες CER							94

Εικόνα 5.29: CER που έχουν εκδοθεί							95

Εικόνα 5.30: Πιθανές μειώσεις εκπομπών μέχρι το 2012				96

Πίνακες

Πίνακας 1.1: Το Παράρτημα Ι της Συνθήκης-Πλαίσιο				19

Πίνακας 2.1: Κύκλος έργου ΜΚΑ							28

Πίνακας 2.2: Βήματα του κύκλου έγκρισης νέας μεθοδολογίας			29

Πίνακας 2.3: Αιολικό πάρκο στο Τζανμπέι Μανζίνγκ				30

Πίνακας 2.4: Βιομάζα στο Ραζαστάν							32

Πίνακας 3.1: Κύκλος έργου ΚΥ							45

Πίνακας 3.2: Πιθανές περιπτώσεις συνεργασίας ΣΠΕ				48

Πίνακας 4.1. Σύγκριση κύριων στοιχείων ΕΣΚ ΕΕ-25				65

Πίνακας 4.2: Η συμμετοχή των τομέων ΣΕΔΕ στο σύνολο των πραγματικών εκπομπών του 2003									67

Πίνακας 4.3: Περιπτώσεις υπερ-κατανομής EUAs					69

Πίνακας 4.4: Τα χρηματιστήρια εκπομπών εντός ΣΕΔΕ και οι υπηρεσίες τους	72

Πίνακας 5.1: Ποσοστά όγκων σε OTC και σε χρηματιστήρια			82

Πίνακας 5.2: Συσχέτιση τιμής EUA- τιμής ηλεκτρισμού				92

Πίνακας 5.3: Τιμές CER								96

Πίνακας 6.1: Στόχοι μείωσης εκπομπών ΕΕ-25					99

Πίνακας 6.2: Τεχνολογικό και οικονομικό δυναμικό μείωσης εκπομπών		101

Πίνακας 6.3: Απαιτούμενες μειώσεις ανά χρόνο σε σχέση με το ΣΑΕ		102

Πίνακας 6.4: Συνεισφορά ανά προσέγγιση						102

Πίνακας 6.5: Δυναμικό μείωσης εκπομπών ανά τομέα μη εντασσόμενο στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ για το 2010								103

Πίνακας 6.6: Κατανομή Δικαιωμάτων ανά δραστηριότητα				105

Πίνακας 6.7: Πρόβλεψη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο ΣΑΕ									108

Πίνακας 6.8: Κατανομή Δικαιωμάτων κατά κλάδο					109

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

# Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η ζωή στη Γη συντηρείται κυρίως χάρη στην ηλιακή ενέργεια, η οποία φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη με τη μορφή ακτινοβολίας, και κύρια με τη μορφή ορατού φωτός. Η εξωτερική ατμόσφαιρα της Γης επανακτινοβολεί στο διάστημα το 30% περίπου της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ το υπόλοιπο 70% διαπερνά την ατμόσφαιρα και φτάνει μέχρι την επιφάνεια της Γης. Ένα μέρος της ακτινοβολίας αυτής συγκρατείται στην επιφάνεια και τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας από τα αέρια του θερμοκηπίου, όπως οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα, το όζον και το μεθάνιο [1].

Τα αέρια του θερμοκηπίου συνιστούν το 1% περίπου της ατμόσφαιρας και δρουν όπως η γυάλινη οροφή ενός θερμοκηπίου, εφόσον συγκρατούν τη θερμότητα που φτάνει στη Γη με τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου (natural greenhouse effect). Η απουσία των αερίων του θερμοκηπίου και της δράσης τους θα είχε ως αποτέλεσμα η μέση επικρατούσα θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης να φτάνει τους –18οC, ενώ η παρατηρούμενη ανέρχεται στους 15οC. Η απουσία του φυσικού φαινομένου του θερμοκηπίου θα είχε επομένως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της ζωής στη Γη [2], [1].

Εικόνα 1.1: Το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες εντείνουν τη δράση του φαινομένου του θερμοκηπίου, εφόσον οδηγούν σε αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Η  καύση ορυκτών καυσίμων όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας αυξάνουν τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ οι γεωργικές δραστηριότητες αυξάνουν τις συγκεντρώσεις του μεθανίου και των οξειδίων του αζώτου [1].

Οι αλλαγές αυτές επιτελούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εάν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου συνεχίσουν να αυξάνονται με τους παρόντες ρυθμούς, είναι σχεδόν σίγουρο ότι τα επίπεδα του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα θα διπλασιαστούν κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή [1].

Το αποτέλεσμα, γνωστό και ως επαυξημένο φαινόμενο του θερμοκηπίου (enhanced greenouse effect), είναι η υπερθέρμανση της γήινης επιφάνειας και της κατώτερης ατμόσφαιρας. Σύμφωνα με προβλέψεις βασισμένες σε υπολογιστικά μοντέλα, μέχρι το 2100 η παγκόσμια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1.4-5.8οC, ενώ τον τελευταίο αιώνα παρατηρήθηκε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 0.6οC [1].

Εικόνα 1.2: Το επαυξημένο φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τα κυριότερα αέρια του θερμοκηπίου είναι τα εξής:

- CO2 : διοξείδιο του άνθρακα (carbon dioxide) (1tn eq CO2)

- CH4 : μεθάνιο (methane) (23tn eq CO2)

- N2O: υποξείδιο του αζώτου (nitrous oxide) (296tn eq CO2 )

- HFCs: υδροφθοράνθρακες (hydrofluorocarbons) (12-12000tn eq CO2)

- PFCs: υπερφθοράνθρακες  (perfluorocarbons) (5700-11900tn eq CO2)

- SF6 : εξαφθοριούχο θείο (sulphur hexafluoride) (22200tn eq CO2)

Τα αέρια αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α (Annex A) του Πρωτοκόλλου του Κυότο [5].

  - Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στο παγκόσμιο κλίμα.

Το επαυξημένο φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών από τη Βιομηχανική Επανάσταση του 19ου αιώνα και εξής βασίστηκε στην καύση ορυκτών καυσίμων, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η καύση ορυκτών καυσίμων στις μέρες μας οδηγεί στην εκπομπή 6,5 δις τόνων CO2  στην ατμόσφαιρά κάθε χρόνο. Από τις αρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης, που ξεκίνησε στα τέλη του 18ου αιώνα, οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί κατά 30% [6]. Παράλληλα, η εντατικοποίηση των καλλιεργειών και η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε μεγάλη κλίμακα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων των οξειδίων του αζώτου. Η αποδάσωση εκτεταμένων περιοχών για εξοικονόμηση γης κατάλληλης για καλλιέργειες και βοσκότοπους μείωσε την έκταση που καλύπτουν τα δάση στη γήινη επιφάνεια και επιβράδυνε το ρυθμό απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα.

Το αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ήταν η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας, φαινόμενο γνωστό και ως παγκόσμια υπερθέρμανση (global warming). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον τελευταίο αιώνα, η μέση επιφανειακή παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 0.7°C. Τα 10 θερμότερα χρόνια από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις και η καταγραφή της θερμοκρασίας έχουν καταγραφεί όλα μετά το 1990 [6].

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται χαρακτηριστικά η συσχέτιση της συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα και της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας [3], [4].

Εικόνα 1.3: Παγκόσμια συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα

Εικόνα 1.4: Μέση παγκόσμια θερμοκρασία 1880-2004

# Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Δύο από τις σοβαρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι οι βροχοπτώσεις και η ξηρασία. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, που είναι πιθανό να εμφανισθούν στο μέλλον, προκαλούν εξάτμιση του νερού με ταχύτερους ρυθμούς, και κατά συνέπεια οδηγούν σε ισχυρότερες καταιγίδες και βροχοπτώσεις. Παρομοίως, οι ξηρές περιοχές τείνουν να χάνουν υδρατμούς εφόσον ο καιρός είναι θερμότερος, γεγονός που ευνοεί τις ξηρασίες και την ερημοποίηση [1],[6]. Στην Αφρική, το συνολικό διαθέσιμο νερό στον ποταμό Νίγηρα και στη λίμνη Τσαντ έχει μειωθεί κατά 40-60%, και η ερημοποίηση επιδεινώθηκε από τα χαμηλότερα ετήσια επίπεδα βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές [1].

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι κυκλώνες, οι τυφώνες, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες ενδέχεται να γίνουν συχνότερα και ισχυρότερα.	Οι πλημμύρες είναι συχνότερες και πιο καταστροφικές τα τελευταία χρόνια σε πολλά μέρη του κόσμου (Κίνα, Ανατολική Ευρώπη, Μοζαμβίκη, Μπαγκλαντές) [1]. Φαινόμενα όπως ο καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη το 2003 και οι τυφώνες του καλοκαιριού του 2005 (Κατρίνα, Ρίτα) αποτελούν ενδείξεις της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να ανέβει κατά περισσότερο από 40 cm μέχρι το τέλος του αιώνα. Αυτό οφείλεται σε δύο βασικές αιτίες. Πρώτον, όσο το νερό των ωκεανών ζεσταίνεται, διαστέλλεται. Δεύτερον, οι πάγοι από τους πόλους και από τα παγόβουνα λιώνουν στη θάλασσα. Τα αυξανόμενα επίπεδα της θαλάσσιας στάθμης θέτουν σε κίνδυνο πλημμύρας περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τη θάλασσα [6], [7].

Εικόνα 1.5: Αύξηση της στάθμης της θάλασσας

Μία άλλη σοβαρή συνέπεια της κλιματικής αλλαγής είναι και η μείωση των αποθεμάτων νερού. H διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού και του νερού για άρδευση αναμένεται να μειωθεί σε περιοχές όπου θα σημειωθούν χαμηλότερα επίπεδα βροχοπτώσεων, ενώ το αλάτι από τα αυξανόμενα θαλάσσια επίπεδα αναμένεται να επηρεάσει τους υδροφόρους ορίζοντες των παραθαλάσσιων περιοχών [6], [8].

Εικόνα 1.6: Μεταβολές βροχοπτώσεων 1900-2004

Η μείωση του όγκου των παγετώνων έχει ήδη φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα. Οι θερμοκρασίες του αέρα στους αρκτικούς κύκλους αυξήθηκαν κατά 5οC κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ενώ η ετήσια διάρκεια του πάγου σε ποτάμια και λίμνες μειώθηκε κατά περίπου δύο εβδομάδες.  Επιπλέον, η κάλυψη από χιόνι στα μέσα και στα μεγάλα υψόμετρα του βόρειου ημισφαιρίου έχει μειωθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ο όγκος των παγόβουνων στους πόλους μειώνεται, αυξάνοντας τα επίπεδα της θαλάσσιας στάθμης [6].

Με την αύξηση της θερμοκρασίας, οι περιοχές στις οποίες παρουσιάζονται σοβαρές επιδημίες όπως ελονοσία και δάγκειος πυρετός θα μετακινηθούν. Προβλέπεται ότι 290 εκατομμύρια άνθρωποι θα εκτεθούν στην ελονοσία μέχρι το 2080, με την Κίνα και την Κεντρική Ασία να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο [6].

# Οι μεταβολές της θερμοκρασίας επηρεάζουν επίσης αρνητικά την παγκόσμια χλωρίδα και πανίδα. Έχουν ήδη παρατηρηθεί αλλαγές οφειλόμενες στην κλιματική αλλαγή σε τουλάχιστον 420 είδη. Πιο συγκεκριμένα, στις Άλπεις μερικά είδη φυτών έχουν μεταφερθεί σε μεγαλύτερα κατά 1-4 μέτρα ύψη και ορισμένα είδη που βρίσκονταν στις κορυφές έχουν εξαφανιστεί. Στην Ευρώπη, το ζευγάρωμα και η γέννηση αυγών ορισμένων ειδών πτηνών συμβαίνει πλέον νωρίτερα από τη φυσιολογική εποχή, ενώ πολλά είδη ζώων ζουν πλέον σε μεγαλύτερα υψόμετρα [1].

# 1.4.	Ιστορικό διεθνών συμφωνιών για την κλιματική αλλαγή

Η διεθνής κοινότητα έχει διαπιστώσει ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι υπαρκτό και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Είναι πλέον κοινή συνείδηση σε μεγάλο βαθμό ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης ενός προβλήματος τόσο μεγάλων διαστάσεων είναι η διεθνής συνεργασία με αυτό το στόχο.

    - Δημιουργία του IPCC

Το 1988, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO: World Meteorogical Organisation) και το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών (UNEP: UN Environment Programme), αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της πιθανής κλιματικής αλλαγής, ιδρύουν το Διακυβερνητικό Πλαίσιο για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change). Ο ρόλος του IPCC είναι να προσδιορίσει σε ένα περιεκτικό, αντικειμενικό, ανοιχτό και διαφανές πλαίσιο τις επιστημονικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με την κατανόηση του κινδύνου ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, των πιθανών επιπτώσεών της και των επιλογών για πιθανή προσαρμογή και μετριασμό τους [9].

    - Η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη             (Ρίο 1992)

Η νέα Σύμβαση που υπογράφτηκε στο Ρίο της Βραζιλίας τον Ιούνιο του 1992, έπειτα από 15 μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ 150 αντιπροσώπων, θέτει μία διαδικασία αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής για τις επόμενες δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε ένα σύστημα στο οποίο οι κυβερνήσεις αναφέρουν πληροφορίες για τις εθνικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις στρατηγικές κλιματικής αλλαγής. Οι πληροφορίες αυτές επιθεωρούνται τακτικά για να καταγραφεί η πρόοδος της Συνθήκης. Επιπρόσθετα, οι ανεπτυγμένες χώρες συμφώνησαν να προωθήσουν τη μεταφορά χρηματοδότησης και τεχνολογίας για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ανταποκριθούν στην κλιματική αλλαγή. Επίσης δεσμεύτηκαν να πάρουν μέτρα για να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις χώρες τους στα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2000 [10].

# Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC)

Η Σύμβαση για την κλιματική αλλαγή θέτει ένα γενικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια υπερθέρμανση με διακυβερνητικές προσπάθειες. Αναγνωρίζει ότι το κλιματικό σύστημα είναι ένας κοινός πόρος η σταθερότητα του οποίου μπορεί να επηρεαστεί από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Μέχρι τον Ιούλιο του 2006, 189 χώρες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαρτίου 1994. Με βάση τη Σύμβαση, οι κυβερνήσεις των συμβαλλόμενων κρατών συλλέγουν και μοιράζονται πληροφορίες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και χαράζουν εθνική πολιτική και καλύτερες πρακτικές, καταρτίζουν εθνική στρατηγική για τον έλεγχο των εκπομπών και την προσαρμογή σε αναμενόμενες νέες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής και τεχνολογικής υποστήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες [10].

    - Η Τρίτη Διάσκεψη των Μερών στο Κυότο της Ιαπωνίας (COP3)

Tο Πρωτόκολλο του Κυότο (1997) έχει παρόμοιο σκοπό και αρχές με τη Σύμβαση-Πλαίσιο, αλλά την ισχυροποιεί, εφόσον δεσμεύει τα Μέρη του Παραρτήματος Ι (ανεπτυγμένες χώρες και χώρες μετάβασης στην οικονομία της αγοράς) σε συγκεκριμένους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι περιορισμοί στοχεύουν σε μείωση των εκπομπών τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου δέσμευσης 2008-2012. Το πρωτόκολλο του Κυότο υιοθετήθηκε στο Κυότο της Ιαπωνίας στις 11 Δεκεμβρίου του 1997, όπου διεξαγόταν η Τρίτη Διάσκεψη των Μερών (COP3). Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν 84 χώρες, αλλά τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου του 2005 [10].

1.4.5.	Οι Συμφωνίες του Μαρακές (Marrakesh Accords- 2001)

Με την έβδομη διάσκεψη των μερών (COP7) που διεξήχθη το Νοέμβριο του 2001 στο Μαρακές του Μαρόκο τέθηκαν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο, κυρίως ως προς τη λειτουργία των μηχανισμών που αυτό ανέφερε [11].

1.5.	Το Πρωτόκολλο του Κυότο

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κείμενο του Πρωτοκόλλου του Κυότο τέθηκε σε διαπραγμάτευση το Δεκέμβριο του 1997 στο Κυότο της Ιαπωνίας στην τρίτη Διάσκεψη των Μερών (COP3). Αποτελεί το πρώτο νομικό κείμενο που θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι (Annex Ι) της Σύμβασης-Πλαίσιο (UNFCCC). Τα επίπεδα εκπομπών που αντιστοιχούν σε κάθε χώρα δεδομένης της ανάπτυξής της, ορίζονται στο Παράρτημα  Β (Annex B) του Πρωτοκόλλου [13],[5].

Πίνακας 1.1: Το Παράρτημα Ι της Συνθήκης-Πλαίσιο

Αυστραλία

Αυστρία

Βέλγιο

Βουλγαρία

Καναδάς

Κροατία

Δημοκρατία της Τσεχίας

Δανία

Εσθονία

Φινλανδία

Γαλλία

Γερμανία

Ελλάδα

Ουγγαρία

Ισλανδία

Ιρλανδία

Ιταλία

Ιαπωνία

Λετονία

Λιχτενστάιν

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Μονακό

Κάτω Χώρες

Νέα Ζηλανδία

Νορβηγία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Ρωσική Ομοσπονδία

Σλοβακία

Σλοβενία

Ισπανία

Σουηδία

Ελβετία

Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Το Πρωτόκολλο του Κυότο αναφέρει ότι θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή μέρα από την επικύρωσή του από τουλάχιστον 55 χώρες-μέλη της Συνθήκης-Πλαισίου, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν χώρες του Παρατήματος I που ευθύνονταν συνολικά για

τουλάχιστον 55% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 1990. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πρώτη χώρα σε εκπομπές ρύπων παγκόσμια, καθώς και η Αυστραλία,  αρνούνται μέχρι σήμερα να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο, το οποίο τέθηκε τελικά σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005 έπειτα από την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να το επικυρώσει.

Το Πρωτόκολλο του Κυότο περιλαμβάνει 28 άρθρα. Στο κείμενό του, και ήδη από το άρθρο 2, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη συμβολής των χωρών του Παραρτήματος Ι στη αειφόρο ανάπτυξη (sustainable development) του πλανήτη. Ο όρος αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την κοινωνική ευημερία των πληθυσμών κάθε περιοχής. Η διεθνής συνεργασία για την  αντιμετώπιση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης μέσω της Σύμβασης-Πλαίσιο και της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κυότο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη διεθνή συνεργασία. Στο άρθρο 2 τονίζεται επίσης ιδιαίτερα η σημασία της συνεργασίας των Μερών της Συνθήκης και η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις ανεπτυγμένες χώρες προς τις υπανάπτυκτες.

Οι χώρες του Παραρτήματος Ι δεσμεύονται από το Πρωτόκολλο να φέρουν τις εκπομπές τους σε επίπεδο κατά τουλάχιστον 5% χαμηλότερο σε σχέση με το 1990 την περίοδο 2008-2012 (άρθρο 3). Για την επίτευξη του στόχου, τίθενται η βάσεις για τρεις βασικούς ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο: το Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης ΜΚΑ (Clean Development Mechanism-CDM), την από Κοινού Υλοποίηση ΚΥ (Joint Implementation-JI) και την Εμπορία Εκπομπών (Emissions Trading-ET).

1.5.1.	Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης ΜΚΑ (Clean Development Mechanism-CDM).

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο, στόχος του ΜΚΑ είναι να βοηθήσει τις χώρες που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη και να συμβάλουν στον βασικό σκοπό της Συνθήκης-Πλαίσιο, και να βοηθήσει τις χώρες του Παραρτήματος Ι να συμμορφωθούν με τον ποσοτικό περιορισμό των εκπομπών τους. Σύμφωνα με τον ΜΚΑ, οι χώρες του Παραρτήματος Ι μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα έργα αυτά πρέπει να οδηγούν σε αποδείξιμη μείωση των εκπομπών ρύπων σε σχέση με την απουσία τους, και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών. Με τη δημιουργία ενός έργου ΜΚΑ, εκδίδονται Πιστοποιημένες Μειώσεις Εκπομπών (Certified Emissions Reductions- CERs), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη χώρα του Παραρτήματος Ι που σχεδίασε και πραγματοποίησε το έργο για να επιτύχει τον ποσοτικό στόχο μείωσης των εκπομπών της.

Για να εξασφαλισθεί η συμβολή ενός έργου ΜΚΑ στη βιώσιμη ανάπτυξη μίας περιοχής του αναπτυσσόμενου κόσμου, αναφέρεται ότι ο ΜΚΑ θα πρέπει να υπόκειται στην ισχύ και την καθοδήγηση της Διάσκεψης των Μερών (COP) και να επιτηρείται από μία Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Board) του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης. Οι CERs που εκδίδονται από παρόμοια δραστηριότητα θα πρέπει να πιστοποιούνται από Λειτουργικoύς Φορείς (operational entities) που θα επιτηρούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή (EB) του ΜΚΑ. Ο ΜΚΑ λειτουργεί με

εθελοντική συμμετοχή από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, και η εφαρμογή του πρέπει να οδηγεί σε πραγματικά, μετρήσιμα και μακροπρόθεσμα οφέλη σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η μείωση αυτή πρέπει να είναι επιπρόσθετη σε οποιαδήποτε μείωση θα είχε συμβεί χωρίς την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου [13],[5].

1.5.2.	Από Κοινού Υλοποίηση ΚΥ (Joint Implementation- JI).

Ο ευέλικτος μηχανισμός της από Κοινού Υλοποίησης (JI) είναι αντίστοιχος του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης, αλλά υλοποιείται μεταξύ βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών, που έχουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών τους. Μέσω του μηχανισμού της από Κοινού Υλοποίησης, μία χώρα του Παραρτήματος Ι αναλαμβάνει τη σχεδίαση και την υλοποίηση σε μια άλλη χώρα του Παραρτήματος Ι ενός έργου που οδηγεί σε αποδείξιμη ποσοτική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη χώρα αυτή, σε σχέση με την απουσία του έργου, σύμφωνα με την οποία μεταφέρονται Μονάδες Μείωσης Εκπομπών (Emissions Reduction Units- ERUs) από τη χώρα στην οποία υλοποιείται το έργο τις οποίες χρησιμοποιεί η χώρα που σχεδίασε το έργο για να επιτύχει τους τιθέμενους από το Πρωτόκολλο του Κυότο στόχους της.

Τα έργα που εντάσσονται στο μηχανισμό της από Κοινού Υλοποίησης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη, που αναφέρεται και ως Τροχιά 1 (Track 1) είναι εφικτή μόνο στις περιπτώσεις που η χώρα  στην οποία πρόκειται να γίνει το έργο ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις για την απόκτηση και τη μεταφορά ERUs. Οι σχετικές προϋποθέσεις είναι η φιλοξενούσα χώρα να διαθέτει εθνικό σύστημα εκτίμησης εκπομπών, να καταθέτει τον ετήσιο απολογισμό των εκπομπών της και να έχει θεσπίσει την ποσότητα AAUs (Assigned Amount Units) που της αντιστοιχούν. Σε αυτή την περίπτωση, οι δύο χώρες μπορούν να προβούν στην υλοποίηση του έργου χωρίς έγκριση από κάποιο διεθνές σώμα. Η δεύτερη κατηγορία, που αναφέρεται και ως Τροχιά 2 (Track 2), ακολουθείται σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, και προσομοιάζει κατά πολύ στο Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης ΜΚΑ (CDM), εφόσον το έργο πρέπει να αξιολογηθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή Επιτήρησης ΚΥ (JI Supervisory Committee), αντίστοιχη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Executive Board) του ΜΚΑ [12],[13],[5].

1.5.3.	Εμπορία Εκπομπών (Emissions Trading-ET).

Στο Άρθρο 17 του Πρωτοκόλλου του Κυότο ορίζονται τα εξής: Η Διάσκεψη των Μερών (COP) θα ορίσει τις σχετικές αρχές, τους όρους, τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές, κυρίως για την επαλήθευση, την αναφορά και την ευθύνη για το εμπόριο εκπομπών. Τα μέρη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β (AnnexB) μπορούν να συμμετάσχουν στο εμπόριο εκπομπών με σκοπό να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με το Άρθρο 3. Κάθε σύστημα εμπορίας εκπομπών θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό των εγχώριων μέτρων με σκοπό να επιτευχθούν  οι δεσμεύσεις για τον ποσοτικό περιορισμό και τη μείωση των εκπομπών σύμφωνα με αυτό το άρθρο.

Ο ευέλικτος μηχανισμός της εμπορίας εκπομπών επινοήθηκε μέσα στα πλαίσια του γενικότερου αιτήματος να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη μικρότερη δυνατή επίδραση στην

οικονομική ανάπτυξη. Συνδεόμενος με τον Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) και το μηχανισμό της από Κοινού Υλοποίησης (JI), έχει στόχο να συμβάλλει στην παραγωγή και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικής με τη μείωση εκπομπών με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη, δίνοντας ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο για τη φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη της τεχνολογίας. [13],[5].

Εικόνα 1.7: Οι ευέλικτοι μηχανισμοί του Πρωτοκόλλου του Κυότο

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2.1.	Γενικά

Στο Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο ορίζεται ένας από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς, ο  Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism-CDM). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο σκοπός του είναι να βοηθηθούν τα Μέρη που δε συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη και να συμμετάσχουν στον υπέρτατο στόχο της Συνθήκης-Πλαίσιο, και να βοηθηθούν τα Μέρη του Παρατήματος I να επιτύχουν τη συμμόρφωση με τους ποσοτικούς περιορισμούς εκπομπών τους. Στο ίδιο άρθρο τίθενται οι βάσεις για το ρόλο των θεσμικών οργάνων που θα είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση και την επιτήρηση των έργων ΜΚΑ. Τα όργανα αυτά θα καθοριστούν από τη Διάσκεψη των Μερών (Conference of the Parties-COP) [5].

  - Αρχές

Τα έργα που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης πρέπει να φιλοξενούνται από αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή από χώρες που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι και δεν έχουν κατά συνέπεια ποσοτικοποιημένους στόχους μείωσης των εκπομπών τους. Οι Πιστοποιημένες Μειώσεις Εκπομπών (Certified Emissions Reductions-CERs) που εκδίδονται μπορούν να πωληθούν στις ανεπτυγμένες χώρες (χώρες του Παρατήματος Ι) ή στις επιχειρήσεις που σχεδίασαν, χρηματοδότησαν και υλοποίησαν το έργο ΜΚΑ. Τα έργα ΜΚΑ πρέπει να καταλήγουν σε μείωση εκπομπών που να είναι επιπρόσθετη σε αυτή που θα συνέβαινε απουσία του έργου. Ένα επιπλέον κριτήριο για το ΜΚΑ είναι να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της φιλοξενούσας αναπτυσσόμενης χώρας.

Εφόσον οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών, η εγκυρότητα μείωσης εκπομπών από τα έργα ΜΚΑ επιτηρείται από μία διεθνή  αρχή, την Εκτελεστική Επιτροπή για το ΜΚΑ (CDM Executive Board-CDM EB).

Οι μειώσεις εκπομπών από ΜΚΑ πιστοποιούνται και ορίζονται ως Πιστοποιημένες Μειώσεις Εκπομπών (Certified Emission Reductions-CERs). Ωστόσο, όσον αφορά στην Εμπορία Εκπομπών (ΕΤ), μία CER είναι ισοδύναμη με μία ERU (Emission Reduction Unit, Μονάδα Μείωσης Εκπομπών), που προσδιορίζεται από την εξοικονόμηση σε καθένα από τα αέρια του θερμοκηπίου ισοδύναμο σε επιπτώσεις με ένα τόνο εκπομπών CO2.

Η κυριότητα των CERs είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των επενδυτών και της φιλοξενούσας χώρας. Ο επενδυτής μπορεί να κρατήσει όλες τις CERs ή μπορεί να γίνει μεταφορά κυριότητας μέρους ή όλων των CERs σε ένα τρίτο μέρος. Στο στάδιο της ανάπτυξης του έργου, μελλοντικές πιστώσεις μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτο μέρος ως κεφάλαιο χρηματοδότησης της ανάπτυξης του έργου, μπορούν να διατεθούν σε επενδυτές ή σε χορηγούς. Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης παρέχει οφέλη σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι φιλοξενούσες χώρες έχουν το πλεονέκτημα της χρηματοδότησης των επενδύσεών τους για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι επενδυτές έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν με αυτό τον τρόπο να επιτύχουν το στόχο τους για περιορισμό των εκπομπών τους με μικρότερο κόστος από ό,τι στις χώρες τους.

Μία φιλοξενούσα χώρα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τα δικά της έργα ΜΚΑ και να πουλήσει τις CERs μέσω του διεθνούς εμπορίου εκπομπών (Μονομερής ΜΚΑ- Unilateral CDM) [12].

# 2.3.	Η διοίκηση του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης

Ο ΜΚΑ είναι ένας μηχανισμός που βασίζεται στη διεθνή συνεργασία, και η σωστή λειτουργία του εξαρτάται τόσο από τις συμμετέχουσες χώρες όσο και από τα διεθνή όργανα που τον διοικούν και εξασφαλίζουν ότι εκπληρώνει τους σκοπούς του.

2.3.1.	Η Διάσκεψη των Μερών (The Conference of the Parties-COP/MOP)

Ο ρόλος της Διάσκεψης των Μερών στο Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης είναι να καθοδηγεί την Εκτελεστική Επιτροπή του ΜΚΑ (CDM Executive Board-CDM EB), να αποφασίζει τους κανονισμούς που θα διέπουν τις διαδικασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής, να διορίζει τους Λειτουργικούς Φορείς (Operational Entities), να εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των έργων ΜΚΑ, να επιθεωρεί τη γεωγραφική κατανομή των Ορισμένων Λειτουργικών Φορέων (Designated Operational Entities-DOEs) και να αποφασίζει σχετικά με την πιστοποίησή τους [14].

2.3.2.	Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΜΚΑ (CDM Executive Board-CDM EB)

Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΒ) είναι το θεσμικό σώμα που επιτηρεί το ΜΚΑ, υπό την ισχύ και καθοδήγηση της Διάσκεψης των Μερών (COP) και είναι πλήρως υπόλογη σε αυτή. Αποτελείται από 20 μέλη, τα οποία ορίστηκαν στην COP7 (7η Διάσκεψη των Μερών), στις συμφωνίες του Μαρακές το Νοέμβριο του 2001.

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα εξής:

- Έγκριση νέων μεθοδολογιών για τα σενάρια αναφοράς (baselines), τον έλεγχο (monitoring) και τα όρια των έργων (project boundaries).

- Πιστοποίηση των DOEs, συστάσεις στην COP σχετικά με το διορισμό τους, και διαρκής επιθεώρησή τους για να διαπιστωθεί αν συμφωνούν με τις απαιτήσεις πιστοποίησης.

- Καταγραφή έργων (project registration)

- Έκδοση CERs

- Αναφορά σχετικά με την κατανομή δραστηριοτήτων ΜΚΑ στην κάθε περιοχή

- Ανάπτυξη και συντήρηση μίας τράπεζας πληροφοριών (repository) εγκεκριμένων κανόνων, διαδικασιών, μεθοδολογιών και απαιτήσεων (standards) και μίας βάσης δεδομένων έργων.

- Ανάπτυξη ενός συστήματος λογαριασμών, το Μητρώο ΜΚΑ (CDM Registry), για τη διευκόλυνση της μεταφοράς CERs [14].

2.3.3.	Οι Ορισμένοι Λειτουργικοί Φορείς (Designated Operational Entities-DOEs)

Οι Ορισμένοι Λειτουργικοί Φορείς (DOEs) είναι νομικά πρόσωπα (είτε εθνικά είτε διεθνείς οργανισμοί). Οι DOEs είναι υπόλογοι στη Διάσκεψη των Μερών (COP) μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΒ).

Τα καθήκοντα ενός DOE είναι τα εξής:

- Επικύρωση προτεινόμενων δραστηριοτήτων έργων ΜΚΑ και καταγραφή των αιτήσεων για προτεινόμενη δραστηριότητα έργου ΜΚΑ.

- Επαλήθευση (Verification) και πιστοποίηση (Certification) μειώσεων εκπομπών που προκύπτουν από έργα ΜΚΑ [14].

2.3.4.	Ορισμένη Εθνική Αρχή για το ΜΚΑ (Designated National Authority-DNA to the CDM)

H Ορισμένη Εθνική Αρχή είναι το σώμα που ιδρύεται από τη φιλοξενούσα χώρα και είναι υπεύθυνο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο ΜΚΑ σε αυτή [15].

# 2.4.	Συμμετοχή σε έργο ΜΚΑ

Σε ένα έργο ΜΚΑ μπορούν να συμμετέχουν οι χώρες-μέρη του Πρωτοκόλλου του Κυότο ή μία δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που είναι εξουσιοδοτημένη από μία χώρα-μέρος να προβεί σε δραστηριότητες στα πλαίσια του ΜΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, τόσο ή φιλοξενούσα χώρα, όσο και η επενδύτρια χώρα πρέπει να ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια, και να έχουν ορίσει μία Εθνική Αρχή ΜΚΑ (DNA) [14].

    - Κριτήρια για τις φιλοξενούσες χώρες:

- Να έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC).

- Να έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο.

- Να έχουν υποβάλλει τα εθνικά τους στοιχεία (national communications) στη Σύμβαση-Πλαίσιο (UNFCCC).

- Η συμμετοχή στο ΜΚΑ είναι εθελοντική, επομένως οι φιλοξενούσες χώρες πρέπει να είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν [15].

    - Κριτήρια για τις επενδύτριες χώρες:

- Να είναι μέρη στο Πρωτόκολλο του Κυότο και να ανήκουν στο Παράρτημα Ι.

- Να έχουν καθορισμένη ποσότητα εκπομπών (assigned amount).

- Να έχουν θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα εκτίμησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

- Να έχουν καθορίσει ένα εθνικό μητρώο (national registry) που να εξασφαλίζει τον ακριβή υπολογισμό έκδοσης, κατοχής, μεταφοράς, κτήσης, ακύρωσης και αποχώρησης (retirement) Μονάδων Μείωσης Εκπομπών (ERUs), Πιστοποιημένων Μειώσεων Εκπομπών (CERs), Μονάδων Καθορισμένης Ποσότητας (AAUs) και Αφαιρούμενων Μονάδων (RMUs).

- Να έχουν υποβάλει ετήσια απογραφή ανθρωπογενών εκπομπών.

- Να έχουν υποβάλει όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την καθορισμένη ποσότητα των εκπομπών τους [15].

2.5.	Τομείς δραστηριότητας έργων ΜΚΑ (scopes)

Οι παρακάτω 15 τομείς για δραστηριότητες έργων ΜΚΑ έχουν οριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, και βασίζονται στο Παράρτημα Α του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

- Ενεργειακή βιομηχανία (ανανεώσιμες/ μη ανανεώσιμες πηγές)

- Διανομή ενέργειας

- Ζήτηση ενέργειας

- Μεταποιητική βιομηχανία

- Χημική βιομηχανία

- Οικοδομή

- Μεταφορές

- Μεταλλεία και ορυχεία

- Μεταλλουργική βιομηχανία

- Εκπομπές από ορυκτά καύσιμα (στερεά, πετρέλαιο, αέριο)

- Εκπομπές από παραγωγή και κατανάλωση HFCs και SF6.

- Χρησιμοποιημένοι διαλύτες

- Διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων

- Αναδάσωση και δενδροφύτευση

- Αγροτικός τομέας [14].

2.6.	Κριτήρια καταλληλότητας για έργα ΜΚΑ:

Ορίζονται στο Πρωτόκολλο του Κυότο και στις Συμφωνίες του Μαρακές:

- Ένα έργο ΜΚΑ θα πρέπει να βοηθά στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στη φιλοξενούσα χώρα. Η φιλοξενούσα χώρα έχει την ευθύνη να το επιβεβαιώσει.

- Οι μειώσεις εκπομπών από το έργο ΜΚΑ πρέπει να είναι επιπρόσθετες σε όσες θα συνέβαιναν απουσία του έργου.

- Το έργο ΜΚΑ θα πρέπει να επιφέρει πραγματικά, μετρήσιμα και μακροπρόθεσμα οφέλη στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

- Εάν το έργο ΜΚΑ χρηματοδοτείται από δημόσιες πηγές, δε θα πρέπει να προσμετράται στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και επιπλέον, η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να είναι διακριτή από και να μην προσμετράται στις χρηματικές υποχρεώσεις των χωρών του Παραρτήματος I.

- Τα έργα ΜΚΑ θα πρέπει να οδηγούν στη μεταφορά περιβαλλοντικά ασφαλούς και καθαρής τεχνολογίας και πείρας (know-how).

- Το έργο δε θα πρέπει να καταλήγει σε απαράδεκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

- Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να εγκρίνουν το έργο ΜΚΑ. Στις Συμφωνίες του Μαρακές αναφέρεται ότι η φιλοξενούσα χώρα θα πρέπει να δίνει γραπτή έγκριση για έργο ΜΚΑ [15].

## 2.7.	Κύκλος έργου ΜΚΑ

Από τη σύλληψη του έργου έως την έκδοση των CERs, η διαδικασία ονομάζεται κύκλος έργου ΜΚΑ και αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

- Αναγνώριση του έργου (project identification): καθορισμός της γενικής ιδέας του έργου και των τεχνικών χαρακτηριστικών του.

- Λεπτομερής εξέταση (project screening): έλεγχος εάν τηρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια.

- Ανάπτυξη του Εγγράφου Σχεδίασης Έργου (Project Design Document-PDD). Το Έγγραφο Σχεδίασης Έργου αποτελεί τη λεπτομερή περιγραφή του προτεινόμενου έργου και καταρτίζεται από όλους τους συμμετέχοντες. Αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους στόχους του έργου, τη μεθοδολογία κατάρτισης σεναρίου αναφοράς (baseline methodology), την αξιολόγηση της συμβολής του έργου στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις πηγές χρηματοδότησης και τα σχόλια των ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholders). Το PDD υποβάλλεται στην εγχώρια DNA.

- Έγκριση της φιλοξενούσας χώρας: σε μορφή επίσημης γραπτής επιστολής από την DNA.

- Επικύρωση της δραστηριότητας έργου ΜΚΑ: διαδικασία που επιτελείται από τον αρμόδιο DOE, με βάση το PDD, την αναφορά σχολίων των ενδιαφερόμενων φορέων και την έγκριση της φιλοξενούσας χώρας.

- Καταγραφή (registration) της δραστηριότητας έργου ΜΚΑ: λειτουργία που εκτελείται από την Εκτελεστική Επιτροπή και συνεπάγεται ότι το έργο γίνεται δεκτό ως δραστηριότητα έργου ΜΚΑ.

- Χρηματοδότηση και υλοποίηση έργου ΜΚΑ

- Παρακολούθηση (monitoring) έργου ΜΚΑ: γίνεται από τους συμμετέχοντες με στόχο τη λεπτομερή ενημέρωση κατά τη διάρκεια και μετά από την υλοποίηση του έργου σχετικά με τις πραγματικές μειώσεις εκπομπών και την επίδοση του έργου σε σχέση με τις προβλεπόμενες από το PDD μειώσεις εκπομπών.

- Επαλήθευση και πιστοποίηση (verification end cerification). Η επαλήθευση είναι η περιοδική επιθεώρηση των μειώσεων εκπομπών που προκύπτουν από το έργο ΜΚΑ και επιτελείται από τον DOE. Η πιστοποίηση είναι η γραπτή επιβεβαίωση από τον DOE ότι το έργο ΜΚΑ είχε ως αποτέλεσμα τις μειώσεις εκπομπών που καταγράφηκαν με τη διαδικασία της επαλήθευσης.

- Έκδοση CERs: εκτελείται από την Εκτελεστική Επιτροπή και αποτελεί τη διαδικασία απόδοσης CERs ισοδύναμων με τις επαληθευμένες μειώσεις εκπομπών [15].

Στον Πίνακα 2.1 φαίνονται η διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης ενός έργου ΜΚΑ και οι υπεύθυνοι φορείς για κάθε στάδιο [12].

##### Πίνακας 2.1: Κύκλος έργου ΜΚΑ

| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΟ ΜΚΑ |
| --- |
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ |
| ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ |  | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ(2) |
| ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΕΣΕ(1) | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ(2) |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ |
| ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΣΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΥΡΩΤΗ ΑΠΌ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΑ ΧΩΡΑ |  | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ(2) |
| ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ | ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ | ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ |
| ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΣΕ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  | ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ |
| ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ |  | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΚΑ |
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ |  | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ(2) |
| ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ |  | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ(2) |
| ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ |
| ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ CERs |  | ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ |
| ΕΚΔΟΣΗ CERs | CERs | ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΚΑ |

(1): ΕΣΕ: Έγγραφο Σχεδίασης Έργου (Project Design Document- PDD)

(2): Συμμετέχοντες: επενδυτής και φιλοξενούσα χώρα

2.8.	Οι μεθοδολογίες κατάρτισης σεναρίων αναφοράς.

Από τη στιγμή έναρξης του σχεδιασμού έργων ΜΚΑ, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει διάφορες μεθοδολογίες κατάρτισης σεναρίων αναφοράς (baselines) για καθέναν από τους τομείς δραστηριότητας των έργων ΜΚΑ, Μία τράπεζα ήδη εγκεκριμένων μεθοδολογιών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της UNFCCC, http://unfccc.int

και η διαδικασία έγκρισης νέων μεθοδολογιών γίνεται διαρκώς. Στην περίπτωση που κατά τη σχεδίαση ενός έργου ΜΚΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία ήδη εγκεκριμένη μεθοδολογία, αναφέρεται στο PDD. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία έγκρισης νέας μεθοδολογίας κατάρτισης σεναρίων αναφοράς. Η διαδικασία έγκρισης μίας νέας μεθοδολογίας και τα εμπλεκόμενα μέρη σε κάθε στάδιο φαίνονται στον Πίνακα 2.1 [12].

##### Πίνακας 2.2: Βήματα του κύκλου έγκρισης νέας μεθοδολογίας

| 1. Ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας σεναρίου αναφοράς | 2. Υποβολή της νέας μεθοδολογίας | 3. Εξέταση της μεθοδολογίας | 4. Δημόσια διαβούλευση |
| --- | --- | --- | --- |
| Συμμετέχοντες στο έργο (ΡΡ) | Ορισμένοι Λειτουργικοί Φορείς (DOE), ή Λειτουργικός Φορέας αιτούντος (OE) | Ορισμένο μέλος του πάνελ μεθοδολογιών | Γραμματεία Σύμβασης-Πλαίσιο (UNFCCC) |
| 4. Εκτίμηση της νέας μεθοδολογίας και συστάσεις | 5. Έγκριση της νέας μεθοδολογίας σεναρίου αναφοράς | 6. Δημοσίευση της νέας μεθοδολογίας σεναρίου αναφοράς |
| Πάνελ Μεθοδολογιών | Εκτελεστική Επιτροπή ΜΚΑ (CDM EB) | Γραμματεία Σύμβασης-Πλαίσιο (UNFCCC) |

Πιο αναλυτικά, τα βήματα είναι:

- Ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας κατάρτισης σεναρίων. Γίνεται από τους συμμετέχοντες στο έργο και περιγράφεται λεπτομερώς στις αντίστοιχες αιτήσεις.

- Υποβολή της νέας μεθοδολογίας κατάρτισης σεναρίων από τους συμμετέχοντες στο έργο στον αρμόδιο DOE, ο οποίος τις υποβάλλει στη γραμματεία της Σύμβασης-Πλαισίου UNFCCC.

- Λεπτομερής εξέταση της νέας μεθοδολογίας (screening) από τη γραμματεία της Σύμβασης-Πλαίσιο.

- Σε περίπτωση έγκρισης, η νέα μεθοδολογία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα http://cdm.unfccc.int/methodologies.

- Εκτίμηση της νέας μεθοδολογίας από ειδικούς του πάνελ μεθοδολογιών.

- Σε περίπτωση θετικής εκτίμησης, η μεθοδολογία εγκρίνεται από την ΕΒ.

- Δημοσίευση της νέας μεθοδολογίας κατάρτισης σεναρίων στην ιστοσελίδα http://cdm.unfccc.int/methodologies/approved [12].

# Έργα μικρής κλίμακας

Τα διεκπεραιωτικά έξοδα (transaction costs) για ένα έργο ΜΚΑ είναι πάγια, ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου και από τις CERs που θα εκδοθούν τελικά. Το γεγονός αυτό θα αποθάρρυνε τη δημιουργία έργων ΜΚΑ μικρής κλίμακας, τα οποία δε θα μπορούσαν να καλύψουν τα διεκπεραιωτικά έξοδα από τα έσοδα σε μορφή CERs. Ωστόσο, τα έργα μικρής κλίμακας είναι καταλληλότερα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και θα έπρεπε να δίνονται κίνητρα για την προώθησή τους. Γι’ αυτό το λόγο στις συμφωνίες του Μαρακές έγινε διάκριση μεταξύ έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας και οι διαδικασίες για τα έργα μικρής κλίμακας απλοποιήθηκαν κατά πολύ.

Έργα μικρής κλίμακας ορίζονται τα έργα που αφορούν σε:

- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι 15MW.

- Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης που οδηγεί σε μείωση κατανάλωσης ενέργειας μέχρι 15GWh το χρόνο.

- Άλλες δραστηριότητες που μειώνουν τις ανθρωπογενείς εκπομπές από πηγές και εκπέμπουν άμεσα λιγότερο από 15kt CO2 το χρόνο.

Ο κύκλος έργου μικρής κλίμακας είναι:

  - Ανάπτυξη του Απλοποιημένου Εγγράφου Σχεδίασης Έργου (SPDD)

  - Επικύρωση

  - Καταγραφή

  - Παρακολούθηση

  - Επαλήθευση και πιστοποίηση

  - Έκδοση CERs

Οι διαδικασίες είναι αντίστοιχες των έργων ΜΚΑ μεγάλης κλίμακας, αλλά είναι πιο σύντομες και απλοποιημένες.

2.10.	Δύο παραδείγματα καταγεγραμμένων (registered) έργων ΜΚΑ.

Η επιλογή δύο παραδειγμάτων μεταξύ των έργων που έχουν καταγραφεί έγινε έτσι ώστε να αναφέρεται ένα έργο στην Ινδία και ένα στην Κίνα, όπου σημειώνεται έντονη δραστηριότητα έργων ΜΚΑ, ένα έργο στο οποίο επενδύτρια χώρα να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και ένα οι Κάτω Χώρες, που έχουν αναπτύξει πολύ περισσότερα έργα ΜΚΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Παραρτήματος Ι και τέλος επιλέχθηκε ένα μικρό και ένα μεγάλο έργο ΜΚΑ.

    - Αιολικό πάρκο στο Τζανμπέι Μανζίνγκ (Κίνα)

Πίνακας 2.3: Αιολικό πάρκο στο Τζανμπέι Μανζίνγκ

| Τίτλος έργου | Αιολικό πάρκο στο Τζανμπέι Μανζίνγκ |
| --- | --- |
| Φιλοξενούσα χώρα | Κίνα |
| Επενδύτρια χώρα | Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τομέας δραστηριότητας | Ενεργειακή βιομηχανία (ανανεώσιμες/ μη ανανεώσιμες πηγές)-τομέας 1 |
| Κλίμακα δραστηριότητας | Μεγάλη |
| Χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία | «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρό συνδεδεμένο σύστημα από ανανεώσιμες πηγές με μηδενικές εκπομπές» |
| Ποσότητα μείωσης εκπομπών | 94095 τόνοι ισοδύναμου CO2 το χρόνο |
| Επίπεδο κόστους | 15000 USD |

Το έργο για τη δημιουργία αιολικού πάρκου στο Τζανμπέι Μανζίνγκ της Κίνας καταγράφηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΜΚΑ στις 23/3/2006 [16].

Το σχετικό Έγγραφο Σχεδίασης Έργου (PDD) αποτελείται από τις ενότητες:

- Γενική περιγραφή της δραστηριότητας έργου.

- Εφαρμογή της μεθοδολογίας σεναρίου αναφοράς.

- Διάρκεια της δραστηριότητας έργου- Περίοδος Πίστωσης.

- Εφαρμογή μεθοδολογίας παρακολούθησης και σχέδιο.

- Εκτίμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πηγές.

- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

- Σχόλια ενδιαφερόμενων φορέων [18].

Στη γενική περιγραφή της δραστηριότητας έργου, αναφέρεται ότι το αιολικό πάρκο πρόκειται να παρέχει ισχύ 45 MW και ενέργεια περίπου 108 GWh το χρόνο στο δίκτυο ισχύος της Βόρειας Κίνας το οποίο τροφοδοτείται κυρίως από σταθμούς παραγωγής καύσης ορυκτών καυσίμων. Το έργο αναμένεται να προσφέρει θέσεις εργασίας στον τοπικό πληθυσμό για τη συναρμολόγηση και το στήσιμο των ανεμογεννητριών.

Η επιλεγείσα μεθοδολογία σεναρίου αναφοράς είναι η ΑΜ0005. Η ΑΜ0005 εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και εφαρμόστηκε πρώτη φορά στο υδροηλεκτρικό έργο του Ελ Γκάλλο στο Μεξικό. Εφαρμόζεται σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρά διασυνδεδεμένα συστήματα που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές και έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα έργα πρέπει να παρέχουν ισχύ μικρότερη από 60 MW [17].

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου 2004. Ο λειτουργικός κύκλος (operational lifetime) του έργου υπολογίζεται ότι θα είναι 21 χρόνια. Η πρώτη περίοδος πίστωσης (crediting period) άρχισε την 1/1/2006 και αναμένεται να διαρκέσει 7 χρόνια.

Η επιλεγείσα μεθοδολογία παρακολούθησης είναι η ΑΜ0005, που εφαρμόστηκε επίσης για πρώτη φορά στο υδροηλεκτρικό έργο του Ελ Γκάλλο στο Μεξικό, και η λογική επιλογής της είναι αντίστοιχη με τη λογική επιλογής της μεθοδολογίας σεναρίου αναφοράς.

Θεωρώντας πως το έργο θα έχει σχεδόν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και με βάση την ακολουθούμενη μεθοδολογία, οι μειώσεις εκπομπών αναμένεται να είναι 97848 τόνοι ισοδύναμου CO2.

Η αναφορά της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τονίζει κυρίως το θόρυβο, την επίδραση στα πτηνά της περιοχής, τις παρεμβολές στα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά σήματα, την ποιότητα, την αλλαγή χρήσης γης και τα το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων από την κατασκευή. Η οπτική όχληση από τη θέα των ανεμογεννητριών δεν αποτελεί πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή σύμφωνα με την αναφορά.

Τα σχόλια των ενδιαφερόμενων φορέων καταγράφηκαν μέσω διαβουλεύσεων με την τοπική κυβέρνηση, η οποία εκφράστηκε θετικά ως προς το έργο, και μέσω ερωτηματολογίου με δείγμα κατοίκων του παρακείμενου χωριού, οι οποίοι συμφώνησαν επίσης με τη δημιουργία του έργου, αν και εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τα επίπεδα θορύβου, τις παρεμβολές στα σήματα και τη διαχείριση των αποβλήτων [18].

    - Βιομάζα στο Ραζαστάν (Ινδία)

##### Πίνακας 2.4: Βιομάζα στο Ραζαστάν

| Τίτλος έργου | Βιομάζα στο Ραζαστάν- Παραγωγή ενέργειας από υπολείμματα σοδειάς μουστάρδας |
| --- | --- |
| Φιλοξενούσα χώρα | Ινδία |
| Επενδύτρια χώρα | Κάτω Χώρες |
| Τομέας δραστηριότητας | Ενεργειακές βιομηχανίες-τομέας 1 |
| Κλίμακα δραστηριότητας | Μικρή |
| Χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία | AMS-ID Ανανεώσιμη Παραγωγή Ηλεκτρισμού για ένα δίκτυο |
| Ποσοτητα μείωσης εκπομπών | 313743 τόνοι ισοδύναμου CO2 το χρόνο |
| Επίπεδο κόστους | 10000 USD |

Το έργο για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα στο Ραζαστάν της Ινδίας καταγράφηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΜΚΑ στις 23 Μαϊου 2005 [19].

Το σχετικό Έγγραφο Σχεδίασης Έργου (PDD) δομείται ως εξής:

- Γενική περιγραφή της δραστηριότητας έργου

- Μεθοδολογία σεναρίου αναφοράς

- Διάρκεια της δραστηριότητας έργου- Περίοδος πίστωσης

- Μεθοδολογία παρακολούθησης και σχέδιο

- Υπολογισμός των μειώσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πηγές

- Περιβαλλοντικές επιδράσεις

- Σχόλια ενδιαφερόμενων φορέων [20].

Στη γενική περιγραφή δραστηριότητας έργου αναφέρεται ότι το έργο αφορά στην υλοποίηση μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένης στην καύση της βιομάζας, ισχύος 7.8 MW. Η καύσιμη ύλη θα προέρχεται από τις τοπικές καλλιέργειες μουστάρδας. Η αναμενόμενη ποσότητα CERs είναι 313743, ενώ η κατασκευή και η λειτουργία της μονάδας αναμένεται να αποτελέσει πηγή εισοδήματος για την περιοχή, προσφέροντας θέσεις εργασίας. Αναφέρονται επίσης οι τρόποι με τους οποίους οι συμμετέχοντες στο έργο σκοπεύουν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία είναι μία από τις απλοποιημένες μεθοδολογίες για τα έργα ΜΚΑ μικρής κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα, ανήκει στην κατηγορία «Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για ένα δίκτυο». Η αναμενόμενη ποσότητα μείωσης εκπομπών ανέρχεται στους 313743 τόνους ισοδύναμου CO2.

Η ημέρα έναρξης του έργου ΜΚΑ είναι η 1/2/2003 και ο λειτουργικός του κύκλος αναμένεται να είναι 10 χρόνια. Παρομοίως, η σταθερή περίοδος πίστωσης (fixed crediting period) ξεκινά την 1/8/2003 και διαρκεί 10 χρόνια.

Αντίστοιχα με τη μεθοδολογία κατάρτισης σεναρίου αναφοράς, η μεθοδολογία παρακολούθησης που επιλέχθηκε ανήκει στην κατηγορία «Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για ένα δίκτυο» των απλοποιημένων μεθοδολογιών για έργα ΜΚΑ μικρής κλίμακας.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως στις εκπομπές από την καύση της βιομάζας στον αέρα και το νερό, τη χρήση του νερού και τη στάχτη. Δε συντάχθηκε αναφορά περιβαλλοντικών επιπτώσεων (environmental impact assessment- EIA), εφόσον κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για έργα παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με το έργο είναι ο αγροτικός πληθυσμός που κατοικεί κοντά στη μονάδα, η Αρχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ραζαστάν και η κυβέρνηση του Ραζαστάν. Ο τοπικός πληθυσμός, αγροτικός στην πλειοψηφία του, αντιμετώπισε θετικά την εγκατάσταση της μονάδας. Εκτός από τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή, θα επιτρέψει στους αγρότες να εκμεταλλευθούν εμπορικά τα υπολείμματα της σοδειάς τους. Το έργο δε συνάντησε καμία αντίρρηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς, εφόσον είναι ήπιο περιβαλλοντικά, δημιουργεί θέσεις εργασίας και παράγει εισόδημα, υποστηρίζει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και της επαρχίας του Ραζαστάν, βοηθά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ηλεκτρισμού και μειώνει τις απώλειες μεταφοράς και διανομής ενέργειας [20].

  - Εκτίμηση της εξέλιξης του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης.

Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης, όπως θεσπίστηκε από τη Διάσκεψη των Μερών, στοχεύει στο συνδυασμό της προώθησης περιβαλλοντικά καθαρής τεχνολογίας, της επίτευξης των ποσοτικοποιημένων στόχων των ανεπτυγμένων χωρών για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μικρότερο κόστος και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Τρίτου Κόσμου. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες διεθνούς συνεργασίας σε αυτή την κατεύθυνση, και ίσως τη μοναδική που συνδυάζει όλα τα παραπάνω.

2.11.1.		Στατιστική κατανομή έργων ΜΚΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή για το ΜΚΑ έχει εγκρίνει και καταγράψει 242 έργα ΜΚΑ μέχρι τις 14/7/2006, ενώ άλλα  25 αναμένουν έγκριση [21]. Τα έργα αυτά κατανέμονται ως εξής:

- Με βάση τη φιλοξενούσα χώρα:

Εικόνα 2.1: Καταγεγραμμένες δραστηριότητες έργου με βάση τη φιλοξενούσα χώρα

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, το 53,5% των καταγεγραμμένων έργων ΜΚΑ υλοποιούνται στην Ινδία και τη Βραζιλία.

Εικόνα 2.2: Αναμενόμενες CERs ανά φιλοξενούσα χώρα

Οι περισσότερες CERs αναμένεται να εκδοθούν από την Κίνα, τη Βραζιλία, τη Δημοκρατία της Κορέας και την Ινδία. Τα έργα που γίνονται στην Κίνα είναι μεγάλης κλίμακας και οδηγούν στην έκδοση περισσότερων CERs, ενώ τα έργα της Ινδίας είναι μικρής κλίμακας στην πλειοψηφία τους. Οι χώρες της ΄Απω Ανατολής και η Βραζιλία, και πολύ λιγότερο η Χιλή και η Αργεντινή, φιλοξενούν έργα που θα οδηγήσουν στην έκδοση σχεδόν όλων των αναμενόμενων CERs.

- Με βάση την επενδύτρια χώρα (χώρα Παραρτήματος Ι)

Εικόνα 2.3: Καταγεγραμμένες δραστηριότητες έργου με βάση την επενδύτρια χώρα

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι το 56% των έργων ΜΚΑ αναπτύσσεται από τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δύο χώρες επέλεξαν να επιτύχουν ένα μεγάλο μέρος των στόχων τους για μείωση εκπομπών μέσω έργων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οι Κάτω Χώρες ίδρυσαν το πρόγραμμα CERUPT (Certified Emissions Reduction Unit Purchasing Tender), ειδικευμένου στην αγορά CERs και στη χρηματοδότηση έργων ΜΚΑ. Οι δύο χώρες προωθούν σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία έργων ΜΚΑ αξιοποιώντας τις στενές σχέσεις τους με πολλές χώρες του Τρίτου Κόσμου λόγω και του αποικιοκρατικού παρελθόντος τους.

- Με βάση την περιοχή

Εικόνα 2.4: Καταγεγραμμένες δραστηριότητες έργου με βάση την περιοχή

Το 51% των έργων ΜΚΑ εγκαθίστανται στη Νότια Αμερική, ενώ η Αφρική παραμένει ουραγός στη φιλοξενία έργων ΜΚΑ.

- Με βάση την κλίμακα

Εικόνα 2.5: Καταγεγραμμένες δραστηριότητες έργου με βάση την κλίμακα

Τα έργα μεγάλης κλίμακας αποτελούν την πλειοψηφία. Κατά το Μάιο και τον Ιούνιο του 2006 καταγράφηκαν πολλά έργα μεγάλης κλίμακας, ενώ μέχρι το Μάιο του 2006 το ποσοστό των έργων μεγάλης κλίμακας ως προς το σύνολο των καταγεγραμμένων έργων ήταν κοντά στο 50%.

- Με βάση τον τομέα δραστηριότητας (scope)

Εικόνα 2.6: Καταγεγραμμένες δραστηριότητες έργου με βάση τον τομέα

Το 53% των έργων ΜΚΑ αφορά στην ενεργειακή βιομηχανία, είτε με ανανεώσιμες είτε με μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακολουθούν σε ποσοστό τα έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων (21%). Η προτίμηση σε έργα παραγωγής ενέργειας είναι αναμενόμενη, από τη στιγμή που το χάσμα μεταξύ παροχής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα βαθύ στις αναπτυσσόμενες χώρες, και αποτελεί ζήτημα πρωτεύουσας σημασίας για την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, η τεχνογνωσία των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών στον τομέα παραγωγής ενέργειας είναι σημαντική, και επομένως η μεταφορά και η προσαρμογή της στα δεδομένα του Τρίτου Κόσμου είναι ευκολότερη. Τέλος, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, επομένως οι μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται με έργα σε αυτόν τον τομέα  είναι σημαντικότερες.

Ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον εφόσον αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πολλές χώρες του Τρίτου Κόσμου φιλοξενούν και βιομηχανικά απόβλητα ανεπτυγμένων χωρών, λόγω επιεικέστερης νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείρισή τους, τα έργα στην κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Τα έργα που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση εκπομπών HFCs, PFCs και SF6 οδηγούν σε έκδοση μεγάλης ποσότητας CERs, γιατί ένας τόνος των συγκεκριμένων αερίων αντιστοιχεί σε 100-20.000 τόνους CO2. Το ποσοστό των συγκεκριμένων έργων είναι μικρό επί του συνόλου (2,33%), ενώ η συμμετοχή τους στις εκδιδόμενες CERs είναι  πολύ μεγαλύτερη.

    - Εκτίμηση του ΜΚΑ.

Η εξέλιξη του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης μέχρι σήμερα αναδεικνύει ότι ωφελήθηκαν κυρίως οι περιοχές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Η Αφρική, η ήπειρος που μαστίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από το πρόβλημα της υπανάπτυξης, έχει μείνει στο περιθώριο των εξελίξεων και αδυνατεί να εκμεταλλευθεί αυτή τη δυνατότητα.

Εικόνα 2.7: Ορισμένες Εθνικές Αρχές για το ΜΚΑ ανά περιοχή εκτός Παραρτήματος Ι

Ο αριθμός Ορισμένων Εθνικών Αρχών για το ΜΚΑ στην Αφρική δεν υπολείπεται κατά πολύ από τον αντίστοιχο των άλλων περιοχών, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, παρόλα αυτά ο αριθμός έργων ΜΚΑ στην Αφρική εξακολουθεί να είναι δυσανάλογα μικρός.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μόνιμη πολιτική και οικονομική αστάθεια της Μαύρης Ηπείρου, που εξακολουθεί να μαστίζεται από πολέμους, κακή διακυβέρνηση και υπερεκμετάλλευση των φυσικών της πόρων. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, αν και αναπτυσσόμενες οικονομικά, παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα και οργάνωση, διαθέτουν καλύτερες υποδομές και θεσμούς και προωθούν αποτελεσματικότερα τα έργα ΜΚΑ. Ο ΜΚΑ, με τον παρόντα τρόπο λειτουργίας του, δείχνει τα όριά του ως προς τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων χωρών στο στόχο της μείωσης των εκπομπών και της βιώσιμης ανάπτυξης, από τη στιγμή που αδυνατεί να ευνοήσει τη συμμετοχή μίας μεγάλης αναπτυσσόμενης ηπείρου.

Η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός έργου ΜΚΑ αποτελείται από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες αποθαρρύνουν τη συμμετοχή σε αυτόν. Οι διαδικασίες είναι ωστόσο απαραίτητες, εφόσον ο σχολαστικός έλεγχος των έργων, των σεναρίων αναφοράς, της συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη και των σχολίων των ενδιαφερόμενων προσώπων εξασφαλίζει τη λειτουργία του ΜΚΑ μέσα στα πλαίσια των στόχων του. Η διάκριση των έργων ΜΚΑ σε έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας απλοποιεί κατά πολύ τις διαδικασίες για την υλοποίηση των μικρών έργων. Ο ΜΚΑ είναι ένας νέος θεσμός με μικρή μέχρι τώρα εμπειρία στην εφαρμογή του. Η συσσώρευση εμπειρίας από τη λειτουργία του στο μέλλον αναμένεται να λειτουργήσει θετικά ως προς την εξάπλωσή του.

Ο ΜΚΑ είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει και ευνοεί την ανάπτυξη έργων υποδομής και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες με χρηματοδότηση από χώρες ανεπτυγμένες βιομηχανικά, κινείται επομένως σε θετική κατεύθυνση ως προς τη διάδοση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η μεταφορά τεχνογνωσίας έχει μεγάλη σημασία, εφόσον ξεφεύγει από τα πρότυπα της στείρας οικονομικής βοήθειας στον Τρίτο Κόσμο, ενώ η υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια των τοπικών φορέων προωθεί πιο αποτελεσματικά τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι σύμφωνη με τις ιδιαιτερότητες κάθε κοινωνίας. Ωστόσο, η μεταφορά τεχνογνωσίας δεν παύει να είναι αποσπασματική και να αφορά σε πολύ ειδικά έργα, ενώ επαφίεται στην προθυμία μίας ανεπτυγμένης χώρας ή εταιρίας, εκτός από την περίπτωση του μονομερούς ΜΚΑ.

Οι ευέλικτοι μηχανισμοί του Κυότο, στους οποίους ανήκει και ο ΜΚΑ, έχουν ως βασικό στόχο τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Μέσω της λειτουργίας του ΜΚΑ το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, και άλλες ανεπτυγμένες χώρες σκοπεύουν να καλύψουν μεγάλο τμήμα της μείωσης εκπομπών που τους αντιστοιχεί. Οι CERs που εκδίδονται από τα έργα ΜΚΑ βασίζονται όμως σε σενάρια αναφοράς, στα οποία δεν αναφέρονται μόνο οι απόλυτες μειώσεις εκπομπών, αλλά και η αποφυγή ή η μείωση αναμενόμενων μελλοντικών εκπομπών. Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό της μείωσης των εκπομπών θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης αναμενόμενων εκπομπών, και όχι ήδη υπαρχόντων, πράγμα το οποίο θα αλλάξει ελάχιστα την παρούσα κατάσταση συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Θα έπρεπε επομένως να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην έρευνα και ανάπτυξη βελτιωμένης περιβαλλοντικά τεχνολογίας και στις ανεπτυγμένες χώρες για να είναι αποτελεσματικοί οι ευέλικτοι μηχανισμοί του Κυότο, ακόμα και αν το κόστος σε αυτή την περίπτωση είναι μεγαλύτερο.

    - Προβλήματα του ΜΚΑ

Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, ο ΜΚΑ έχει παρουσιάσει διάφορα προβλήματα, που είτε χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, είτε είναι δομικού χαρακτήρα. Εκτός από το ήδη αναφερθέν πρόβλημα της ουσιαστικής αδυναμίας διείσδυσης στην Αφρική και τα γραφειοκρατικά ζητήματα, ένα σημείο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα είναι η διατύπωση και η σωστή παρουσίαση της άποψης των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders’ comments), δηλαδή της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Την ευθύνη για τη δημόσια διαβούλευση επί του έργου φέρουν ο επενδυτής σε συνεργασία με τις αρχές της φιλοξενούσας χώρας. Ο επενδυτής οφείλει να ενημερώσει τον τοπικό πληθυσμό για το σχεδιαζόμενο έργο, να τους γνωστοποιήσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κατανοητή για τον πληθυσμό γλώσσα και να συλλέξει τα σχόλια των τοπικών φορέων. Οφείλει κατόπιν να λάβει υπόψη τις απόψεις τους και να απαντήσει στους προβληματισμούς τους.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής λειτουργίας της διαδικασίας αυτής εντοπίζεται στα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα της Βόρειας Ινδίας, όπου πολλές ομάδες άσκησης πίεσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) προσπαθούν να εμποδίσουν τη δημιουργία τεσσάρων μεγάλων φραγμάτων που έχει ήδη εγκριθεί από την ινδική κυβέρνηση. Τα Έγγραφα Σχεδίασης Έργου των τεσσάρων έργων παρουσιάζουν όλα πρόβλημα ως προς την πλημμελή συλλογή και παρουσίαση των σχολίων των εμπλεκομένων φορέων. Η ΜΚΟ South Asia Network on Dams, Rivers & People καταγγέλλει ότι η επενδύτρια εταιρία (Swasti Power Engineering Ltd) δεν έχει συμβουλευτεί με κανένα τρόπο τους κατοίκους των χωριών που θα πληγούν από τη δημιουργία του έργου. Οι κάτοικοι δεν έλαβαν ποτέ κανένα από τα έγγραφα του έργου, όπως τη λεπτομερή αναφορά του έργου, την ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε κατανοητή από αυτούς γλώσσα, ούτε ενημερώθηκαν ποτέ για τις αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Η πρακτική αυτή παραβιάζει τόσο τα Δικαιώματα των κατοίκων όσο και τους κανόνες για τη συλλογή σχολίων του τοπικού πληθυσμού που διέπουν το ΜΚΑ [57].

Οι ΜΚΟ δηλώνουν ότι τα έργα θα έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό. Καταγγέλλουν επίσης ότι δεν αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα έργα οδηγούν σε επιπρόσθετη μείωση εκπομπών σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, από τη στιγμή που η υλοποίησή τους σχεδιαζόταν προτού να ξεκινήσει η διαδικασία του ΜΚΑ, και εντάχθηκαν καταχρηστικά σε αυτόν. Αναφέρουν ακόμη ότι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων προκάλεσαν τη βίαιη αντίδραση υπαλλήλων ασφαλείας της Swasti Power Engineering Ltd. Η επενδύτρια εταιρία απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή των φραγμάτων θα είναι ήσσονος σημασίας σε σχέση με τα οφέλη που θα παρέχουν τα έργα στην τοπική κοινωνία [57].

Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται και σε άλλες περιπτώσεις σε έργα στην Ινδία και την Ανατολική Ασία. Στη Λατινική Αμερική αντίθετα, η διαδικασία συλλογής σχολίων από τον τοπικό πληθυσμό λειτουργεί με πολύ λιγότερα προβλήματα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την καλύτερη πολιτική κατάσταση της περιοχής. Οι αρμόδιοι φορείς για την επικύρωση των έργων ΜΚΑ οφείλουν να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα σχετικά κεφάλαια των Εγγράφων Σχεδίασης Έργου,.

Τα περισσότερα έργα ΜΚΑ χρηματοδοτούνται από ειδικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια  (funds) που έχουν συσταθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Το σημαντικότερο από τα funds είναι το PCF (Prototype Carbon Fund) της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Παγκόσμια Τράπεζα χρησιμοποιεί τους πόρους του PCF για να συμμετάσχει σε έργα ΜΚΑ, ενώ παράλληλα η πολιτική της ως προς την επένδυση σε μεγάλα έργα που αφορούν σε ορυκτά καύσιμα και οδηγούν σε ιδιαίτερα αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως ο πετρελαιαγωγός Τσαντ-Καμερούν, εξακολουθεί να ενισχύεται στις αναπτυσσόμενες χώρες [60].

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα της κατανάλωσης και εκπομπής HFCs, PFCs και SF6. Οι μειώσεις σε αυτά τα αέρια είναι περισσότερο αποδοτικές ως επενδύσεις, γιατί το επενδεδυμένο κεφάλαιο ανά CER είναι μικρότερο απ’ ό,τι στα έργα που αφορούν στη μείωση εκπομπών από την καύση ορυκτών καυσίμων [60]. Το γεγονός ότι τα έργα ΜΚΑ καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την επιδίωξη για τη μεγιστοποίηση του κέρδους σε CERs από την πλευρά των επενδυτών και των funds δρα ανασταλτικά ως προς τη δικαιότερη γεωγραφική κατανομή τους και ως προς την ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό ανάλογα με τις προτεραιότητες της κάθε περιοχής. Ωστόσο, η διαδικασία του μονομερούς ΜΚΑ μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αρκεί να έχουν τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουν με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική τους οργάνωση. Εξάλλου, στη Λατινική Αμερική, όπου αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχουν, ο ΜΚΑ λειτουργεί πολύ ομαλότερα σε σχέση με την Ινδία, όπου συχνά παρουσιάζονται προβλήματα, και από την Αφρική, όπου είναι ανύπαρκτος.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

# ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  - Γενικά

Ο Μηχανισμός από Κοινού Υλοποίησης ΚΥ (Joint Impelementation-JI) είναι ένας από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Στο Άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αναφέρεται ότι κάθε χώρα που ανήκει στο Παράρτημα Ι μπορεί να μεταφέρει ή να αποκτήσει από κάποιο άλλο τέτοιο μέλος Μονάδες Μείωσης Εκπομπών (Emissions Reduction Units- ERUs), που προκύπτουν από έργα μείωσης ανθρωπογενών εκπομπών σε κάθε τομέα της οικονομίας, για να επιτύχει τις δεσμεύσεις της σχετικά με τη μείωση εκπομπών [5]. Ένα τέτοιο έργο εντάσσεται στο μηχανισμό της από Κοινού Υλοποίησης ΚΥ και πρέπει να έχει εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, να οδηγεί σε μείωση εκπομπών επιπρόσθετη σε αυτή που θα συνέβαινε απουσία του έργου και να αποτελεί συμπληρωματική διαδικασία σε εγχώρια μέτρα. Η Διάσκεψη των Μερών COP είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη λεπτομερών οδηγιών για την υλοποίηση αυτών των έργων [5].

  - Αρχές

Η από Κοινού Υλοποίηση επιτρέπει σε μία χώρα του Παραρτήματος Ι, που έχει στόχο μείωσης ή περιορισμού των εκπομπών της, να επιτύχει μέρος του στόχου της πραγματοποιώντας ένα έργο που οδηγεί σε μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μία άλλη χώρα του Παραρτήματος Ι. Ο διακανονισμός αυτός υπόκειται στην έγκριση των συμβαλλομένων χωρών και πρέπει να καταλήγει σε μείωση εκπομπών που δε θα συνέβαινε απουσία του. Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου δέσμευσης του Κυότο (2008-2012) είναι δυνατή η συσσώρευση Μονάδων Μείωσης Εκπομπών (ERUs) που προκύπτουν από μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Οι επενδυτές, χώρες ή επιχειρήσεις, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ERUs που διαθέτουν για να επιτύχουν το στόχο μείωσης εκπομπών τους ή για να τις πουλήσουν σε άλλη χώρα ή εταιρία [12].

  - Οι δύο τροχιές

Τα αρμόδια όργανα για τις διαβουλεύσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή έχουν θεσπίσει δύο εναλλακτικές διαδικασίες υλοποίησης ενός έργου ΚΥ, οι οποίες αναφέρονται ως τροχιές 1 και 2 (tracks 1, 2). Η επιλογή τροχιάς εξαρτάται από τη φιλοξενούσα χώρα και το κατά πόσον ικανοποιεί τις απαιτήσεις καταλληλότητας [12].

3.3.1.	Η τροχιά 1 (JIFT: JI First Track)

Οι διαδικασίες της τροχιάς 1 εφαρμόζονται όταν η φιλοξενούσα χώρα ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που σχετίζονται με την κτήση και τη μεταφορά ERUs. Οι χώρες που ικανοποιούν τα κριτήρια είναι εκείνες που έχουν καταρτίσει:

- Ένα εθνικό σύστημα εκτίμησης εκπομπών.

- Ακριβή εθνική απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το 1990 έως σήμερα.

- Ακριβή υπολογισμό Μονάδων Ορισμένης Ποσότητας (Assigned Amount Units- AAUs).

Μέχρι σήμερα, καμία χώρα του Παραρτήματος Ι δεν ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια, αλλά αναμένεται ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τα ικανοποιούν μέχρι το 2008 [22].

Στην περίπτωση της τροχιάς 1 της ΚΥ, οι φιλοξενούσες χώρες μπορούν να εφαρμόζουν τις δικές τους διαδικασίες για να αξιολογήσουν αν η μείωση των εκπομπών που προκύπτει από το έργο είναι επιπρόσθετη, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου διεθνούς σώματος για έγκριση [12].

    - Η τροχιά 2 (JIST: JI Second Track)

## Η περίπτωση της τροχιάς 2 της ΚΥ προσομοιάζει στο ΜΚΑ και εφαρμόζεται όταν η φιλοξενούσα χώρα δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για  την τροχιά 1. Στην τροχιά  2 της ΚΥ τα έργα αξιολογούνται από ένα διεθνές ρυθμιστικό όργανο που ονομάζεται Επιτροπή Επιτήρησης ΚΥ (JI Supervisory Committee- JISC ) [12].

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός έργου τροχιάς 2 απαιτεί τη σύνταξη ενός Εγγράφου Σχεδίασης Έργου (PDD), όπως και στο ΜΚΑ. Η φιλοξενούσα και η επενδύτρια χώρα πρέπει να ικανοποιούν τα εξής κριτήρια:

- Να διαθέτουν θεωρημένη εθνική απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το 1990 ώστε να υπολογιστεί η ορισμένη τους ποσότητα (assigned amount).

- Να διαθέτουν εθνικό μητρώο (registry).

- Να έχουν ορίσει ένα Ορισμένο Εστιακό Σημείο (Focal Point), αντίστοιχο της Ορισμένης Εθνικής Αρχής του ΜΚΑ, για την έγκριση έργων ΚΥ.

- Να έχουν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για έγκριση, παρακολούθηση και επαλήθευση έργων [22].

Μέχρι σήμερα, καμία χώρα του Παραρτήματος Ι δεν ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια [22].

3.4.	Πιθανές φιλοξενούσες και επενδύτριες χώρες

Όλες οι ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες που ανήκουν στο Παράρτημα Ι μπορούν να συμμετέχουν σε έργα ΚΥ εάν ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια. Οι πιο πιθανές φιλοξενούσες χώρες είναι εκείνες των οποίων οι στόχοι μείωσης εκπομπών είναι πολύ μεγαλύτεροι από την πιθανή αύξηση των εκπομπών τους, όπως οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που τελούν υπό μετάβαση σε σύστημα οικονομίας της αγοράς [12].

Οι πιθανές επενδύτριες χώρες είναι εκείνες που δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν τους στόχους τους ή θεωρούν πως η μείωση των εκπομπών τους είναι πολύ ακριβότερη στην εγχώρια βιομηχανία τους. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών σκοπεύει να ικανοποιήσει το ήμισυ των στόχων της μέσω έργων ΜΚΑ και ΚΥ [12].

3.5.	Πλεονεκτήματα του μηχανισμού της από Κοινού Υλοποίησης

Το πλεονέκτημα για τις φιλοξενούσες χώρες είναι ότι μέσω της ΚΥ τους παρέχονται επενδυτικά κεφάλαια για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που διαφορετικά δε θα ήταν διαθέσιμα, ενώ ταυτόχρονα τους μεταφέρεται περιβαλλοντικά ήπια τεχνογνωσία [12].

Το πλεονέκτημα για τις επενδύτριες χώρες ή τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ένα έργο ΚΥ είναι ότι οι μειώσεις εκπομπών τους μπορούν να επιτευχθούν με πολύ μικρότερο κόστος σε άλλες χώρες απ’ ό,τι στις ίδιες. Επιπλέον, οι επενδύτριες χώρες ή επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από την πώληση των μονάδων που αποδόθηκαν στο έργο ΚΥ [12].

  - Η διαδικασία για την υλοποίηση ενός έργου ΚΥ τροχιάς 2

Η υλοποίηση ενός έργου ΚΥ τροχιάς 2 περιλαμβάνει μία λεπτομερή διαδικασία που προσομοιάζει στη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου ΜΚΑ, και επιτηρείται από την Επιτροπή Επιτήρησης ΚΥ (ΕΕΚΥ). Τα  βήματα της διαδικασίας είναι τα εξής:

- Αναγνώριση έργου (Project Identification)

Ο επενδυτής έρχεται σε επαφή με τα Εστιακά Σημεία της φιλοξενούσας και της επενδύτριας χώρας για να επιβεβαιώσει την καταλληλότητα του έργου και να ζητήσει υποστήριξη. Μπορεί επίσης να ζητήσει μία επιστολή υποστήριξης (letter of endorsement) από την κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας [12].

- Τυποποίηση έργου (Project Formulation)

Σε αυτό το βήμα συντάσσεται το Έγγραφο Σχεδίασης Έργου (PDD), το οποίο περιέχει την περιγραφή του έργου, τη βάση καθορισμού των εκπομπών που θα προέκυπταν απουσία του έργου (σενάριο αναφοράς baseline) και σχέδια για την παρακολούθηση των μειώσεων εκπομπών [12].

- Εθνική έγκριση (national approval)

Η έγκριση πιστοποιείται από τη σύνταξη μίας Επιστολής Έγκρισης (letter of approval) από τη φιλοξενούσα χώρα, η οποία επιβεβαιώνει την έγκριση της χώρας για τη μεταφορά Μονάδων Μείωσης Εκπομπών (ERUs). Η εθνική κυβέρνηση της επενδύτριας χώρας πρέπει επίσης να συντάξει μία Επιστολή Έγκρισης για να αναγνωρίσει το έργο ως έργο ΚΥ [12].

- Επικύρωση (validation)

Το Έγγραφο Σχεδίασης Έργου πρέπει να υποβληθεί σε ένα τρίτο μέρος, τον Ανεξάρτητο Φορέα (Independent Entity- IE), για να επικυρωθεί, κυρίως όσον αφορά στην κατάρτιση του σεναρίου αναφοράς και τους υπολογισμούς των αναμενόμενων μειώσεων εκπομπών. Ο Ανεξάρτητος Φορέας πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Επιτήρησης ΚΥ (JISC) [12].

- Υλοποίηση (Implementation)

Το έργο υλοποιείται στη φιλοξενούσα χώρα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Έγγραφο Σχεδίασης Έργου [12].

- Παρακολούθηση (Monitoring)

Ο επενδυτής παρακολουθεί το έργο για να αναγνωρίσει τις μειώσεις εκπομπών, ενώ ενημερώνει τον Ανεξάρτητο Φορέα με αναφορές παρακολούθησης [12].

- Επαλήθευση (Verification)

Ο Ανεξάρτητος Φορέας επαληθεύει τις διαπιστωμένες μειώσεις εκπομπών [12].

- Έκδοση ERUs (Issuance of ERUs)

Οι αναφορές επαλήθευσης υποβάλλονται στα Εστιακά Σημεία της φιλοξενούσας και της επενδύτριας χώρας. Στη συνέχεια, η φιλοξενούσα χώρα εκδίδει τις ERUs για κάθε χρόνο από το 2008 ως το 2012 [12].

Στον Πίνακα 3.1 φαίνονται η διαδικασία υλοποίησης έργου ΚΥ και οι υπεύθυνοι φορείς για κάθε στάδιο [12].

### Πίνακας 3.1: Κύκλος έργου ΚΥ

| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΟ ΚΥ |
| --- |
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ |
|  |  | ΤΡΟΧΙΑ 1 | ΤΡΟΧΙΑ 2 |
| ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ(1) |  | Χ |
| ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ(1) |  | Χ |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ | ΕΣΤΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΥ | Χ | Χ |
| ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | Χ | Χ |
| ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ(1) |  | Χ |
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ(1) |  | Χ |
| ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ | Χ | Χ |
| ΕΚΔΟΣΗ ERUs | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥ | Χ | Χ |

(1): Συμμετέχοντες: Επενδυτής και φιλοξενούσα χώρα

  - Η Επιτροπή Επιτήρησης ΚΥ (JI Supervisory Committee-

JISC)

Η Επιτροπή Επιτήρησης της ΚΥ (ΕΕΚΥ) είναι το όργανο που επιτηρεί την υλοποίηση έργων ΚΥ, και είναι όργανο εκτελεστικό, αντίστοιχο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΜΚΑ. Η σωστή λειτουργία και χρηματοδότηση της ΕΕΚΥ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ΚΥ. Η αυξημένη συχνότητα των συναντήσεων της ΕΕΚΥ και η στελέχωσή της αποτελούν θετικό βήμα για την πρόοδο της ΚΥ, που παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξή της σε σχέση με το ΜΚΑ.

    - Η πρώτη συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Επιτήρησης ΚΥ (JISC-01) διεξήχθη στις 3-5 Φεβρουαρίου 2006 στη Βόννη της Γερμανίας. Σε αυτή τη συνάντηση, τα μέλη της ΕΕΚΥ συνέταξαν το έγγραφο-οδηγό για τη σωστή συμπλήρωση των Εγγράφων Σχεδίασης Έργου των έργων τροχιάς 2 και συμφώνησαν να προχωρήσουν στην έγκριση και τον ορισμό Ανεξάρτητων Φορέων με βάση την αντίστοιχη εμπειρία του ΜΚΑ. Επιπλέον, τέθηκε ένα διετές πλάνο (2006-2007) για τη διαχείριση του μηχανισμού της από ΚΥ [24].

    - Η δεύτερη συνάντηση

Η δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής Επιτήρησης ΚΥ (JISC-02) έλαβε χώρα  στις 8-11 Μαρτίου 2006 στη Βόννη της Γερμανίας. Τα μέλη της προχώρησαν στην διεξοδικότερη περιγραφή των αποδεκτών Εγγράφων Σχεδίασης Έργου και αποδέχθηκαν οι Ορισμένοι Λειτουργικοί Φορείς του ΜΚΑ να λειτουργήσουν ως Ανεξάρτητοι Φορείς της ΚΥ προσωρινά. Αποφασίστηκε επίσης η ΕΕΚΥ να θεσπίσει μία επιτροπή πιστοποίησης (accreditation panel) για τους Ανεξάρτητους Φορείς [25].

3.7.3.	Η τρίτη συνάντηση

Η τρίτη συνάντηση της ΕΕΚΥ έλαβε χώρα στις 28-29 Μαΐου στη Βόννη της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το αναθεωρημένο έγγραφο-οδηγός για τη σύνταξη των Εγγράφων Σχεδίασης Έργων τροχιάς 2, που θα χρησιμοποιηθεί για όσα έργα σχεδιαστούν μετά από τις 15 Ιουνίου 2006. Ορίστηκαν ακόμη ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής πιστοποίησης για τους Ανεξάρτητους Φορείς. Η ΕΕΚΥ αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία της πιστοποίησης μέχρι το τέλος του 2006 και ζήτησε από τα κράτη του Παραρτήματος Ι να παράσχουν τους απαραίτητους χρηματικούς πόρους το συντομότερο δυνατόν. Το πλάνο διαχείρισης της ΕΕΚΥ που είχε παρουσιαστεί στη δεύτερη συνάντηση αναθεωρήθηκε, και αποφασίστηκε να διεξαχθεί η τέταρτη συνάντηση της ΕΕΚΥ στις 13-15 Σεπτεμβρίου 2006 [56].

  - Εκτίμηση της εξέλιξης της ΚΥ

Ο μηχανισμός της από Κοινού Υλοποίησης δεν έχει εφαρμοστεί, και δεν είναι διαθέσιμα σχετικά παραδείγματα ή στατιστικά στοιχεία. Μέχρι σήμερα, καμία χώρα δεν πληροί τα κριτήρια για να φιλοξενήσει έργα ΚΥ τροχιάς 1 ή τροχιάς 2. Ωστόσο αναμένεται ότι μέχρι το 2008 οι περισσότερες χώρες του Παραρτήματος Ι θα έχουν καταρτίσει εθνικές απογραφές και θα έχουν ορίσει Εστιακά Σημεία. Παράλληλα, η ΕΕΚΥ ξεκίνησε να λειτουργεί πρόσφατα, και σύντομα θα είναι σε θέση να παίξει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση έργων ΚΥ τροχιάς 2.

Τα έργα ΚΥ τροχιάς 1 είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, εφόσον είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη γραφειοκρατία της παρέμβασης ενός διεθνούς οργάνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της τροχιάς 1 είναι η φιλοξενούσα χώρα να ικανοποιεί τα σχετικά κριτήρια, κάτι που μέχρι στιγμής δεν ισχύει για καμία χώρα. Η τροχιά 1 παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι η εκτίμηση των μειώσεων εκπομπών και η κατάρτιση σεναρίων αναφοράς επαφίεται στις αρχές των δύο συμμετεχόντων χωρών, και οδηγεί σε αυξημένη αβεβαιότητα και μειωμένη διαφάνεια, γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε παραπλανητικούς υπολογισμούς.

Η τροχιά 2 παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των υπολογισμών μειώσεων εκπομπών και την κατάρτιση σεναρίων αναφοράς. Παρουσιάζει όμως προβλήματα αντίστοιχα με αυτά του ΜΚΑ, όπως χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και υψηλά διεκπεραιωτικά έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι δυνατή η αξιοποίηση της εμπειρίας του ΜΚΑ ως προς τις διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων.

Η εξέλιξη της ΚΥ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την προθυμία για συνεργασία των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που τελούν υπό μετάβαση σε σύστημα οικονομίας της αγοράς και από τη δυνατότητά τους να ικανοποιήσουν τα κριτήρια για να φιλοξενήσουν έργα ΚΥ.

  - Σχέδιο Πράσινης Επένδυσης (Green Investment Scheme)

Ο Μηχανισμός της από Κοινού Υλοποίησης ΚΥ δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα και δεν έχει παραγάγει απτά αποτελέσματα προωθώντας το εμπόριο εκπομπών, κατά συνέπεια η συνεργασία δύο χωρών του Παραρτήματος Ι για τη δημιουργία έργων που να οδηγούν σε μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ιδιαίτερα δυσχερής στα πλαίσιά του. Επιπλέον, μέσω της ΚΥ είναι δυνατή η υλοποίηση έργων που αφορούν αποκλειστικά σε μειώσεις εκπομπών σε σχέση με το σενάριο αναφοράς, και δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση έργων που να σχετίζονται με άλλους περιβαλλοντικούς σκοπούς ή με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, η εμπορία Δικαιωμάτων εκπομπών μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών και των βιομηχανιών τους λειτουργεί ήδη, και γίνεται μέσω της αγοραπωλησίας Μονάδων Ορισμένης Ποσότητας (Assigned Amount Units- AAUs). Τα έσοδα κάθε χώρας από την πώληση AAUs δεν έχουν περιορισμούς ως προς τη χρήση στα πλαίσια του μηχανισμού εμπορίας εκπομπών. Η λογική του Σχεδίου Πράσινης Επένδυσης ΣΠΕ (Green Investment Scheme- GIS) είναι τα έσοδα από την πώληση AAUs να χρησιμοποιηθούν, μέσω της σχετικής συμφωνίας δύο χωρών του Παραρτήματος Ι, για να χρηματοδοτήσουν έργα που θα παρέχουν περιβαλλοντικά οφέλη και θα προωθούν την ήπια περιβαλλοντικά τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη [23]. Η ιδέα για τη θέσπιση του ΣΠΕ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά  στην 6η διάσκεψη των μερών (COP6) το 2000 από τη ρωσική αντιπροσωπεία [26].

Μέσω του Σχεδίου Πράσινης Επένδυσης ΣΠΕ είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι γραφειοκρατικοί περιορισμοί και τα διεκπεραιωτικά έξοδα της ΚΥ, ενώ ευνοείται η υλοποίηση έργων και σε άλλους τομείς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Το ΣΠΕ δεν ανήκει στους ευέλικτους μηχανισμούς του Κυότο, αλλά βασίζεται στον ευέλικτο μηχανισμό της εμπορίας εκπομπών, εφόσον προϋποθέτει την αγορά και την πώληση AAUs, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί το υπόβαθρο της ΚΥ για την υλοποίηση της συνεργασίας χωρών και βιομηχανιών με στόχο τη δημιουργία έργων και την προώθηση περιβαλλοντικά ήπιας τεχνολογίας [23].

Στην Εικόνα 3.1 φαίνεται σχηματικά η σχέση του ΣΠΕ με την Εμπορία Εκπομπών και με την ΚΥ και δίνονται σχετικά παραδείγματα [23].

### Εικόνα 3.1: Φάσμα πιθανών δραστηριοτήτων ΣΠΕ

3.9.1.	Συμμετέχοντες στο Σχέδιο Πράσινης Επένδυσης

Στο ΣΠΕ είναι δυνατόν να συμμετέχουν κυβερνήσεις συμβαλλόμενων χωρών αλλά και ο ιδιωτικός τομέας. Στον Πίνακα 3.2 φαίνονται οι πιθανοί συνδυασμοί [23].

Πίνακας 3.2: Πιθανές περιπτώσεις συνεργασίας ΣΠΕ

|  | Κυβέρνηση | Ιδιωτικός τομέας |
| --- | --- | --- |
| Φιλοξενούσας Χώρας | Α. Η κυβέρνηση της φιλοξενούσας χώρας αποφασίζει ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν | Β. Ο ιδιωτικός τομέας της φιλοξενούσας χώρας προτείνει ποια έργα θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν |
| Επενδύτριας Χώρας | Γ. Η κυβέρνηση της επενδύτριας χώρας εγγυάται "περιθώριο κέρδους" για ιδιωτικές επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα ΣΠΕ | Δ. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις βρίσκουν εμπορικά ενδιαφέροντα έργα που παρέχουν μονάδες πιστώσεων ΣΠΕ σαν επιπλέον όφελος |

3.9.2.	Τύποι δραστηριοτήτων (scopes)

Η βασική διάκριση των έργων ΣΠΕ γίνεται με βάση αν ένα έργο οδηγεί ή όχι σε υπολογίσιμες μειώσεις εκπομπών.

- Δραστηριότητες που οδηγούν σε μη υπολογίσιμες μειώσεις εκπομπών

Οι δραστηριότητες που δεν οδηγούν σε υπολογίσιμες μειώσεις εκπομπών, αλλά έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

- Τεχνογνωσία (capacity building) σχετική με την υλοποίηση των μηχανισμών του Κυότο.

- Έρευνα και εκπαίδευση σχετική με την κλιματική αλλαγή.

- Άλλα περιβαλλοντικά μέτρα.

- Ενεργειακά έργα ήπια περιβαλλοντικά, που δεν είναι εύκολο να χαρακτηριστούν έργα  ΚΥ.

- Αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων από μέτρα που οδηγούν σε μειώσεις εκπομπών.

- Κοινωνικά προγράμματα.

- Δραστηριότητες που οδηγούν σε υπολογίσιμες μειώσεις εκπομπών

Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που οδηγούν σε υπολογίσιμες μειώσεις εκπομπών παρέχεται η δυνατότητα δύο προσεγγίσεων.

1. Προσέγγιση προγράμματος.

Σε αυτή την προσέγγιση, ο αγοραστής AAUs δεν έχει καμία ανάμειξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου ΣΠΕ. Αυτή η εναλλακτική λύση αποτελεί μία προέκταση της εμπορίας εκπομπών, εφόσον λειτουργεί ως χρηματοδότηση κυβερνητικών έργων για ενεργειακή αποτελεσματικότητα και μείωση εκπομπών. Η προσέγγιση προγράμματος φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 3.2 [23].

Εικόνα 3.2: Προσέγγιση προγράμματος

2. Προσέγγιση έργου.

Με αυτή την προσέγγιση, ο αγοραστής AAUs συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου ΣΠΕ. Η εναλλακτική προσομοιάζει με την από Κοινού Υλοποίηση. Η προσέγγιση έργου φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 3.3 [23].

Εικόνα 3.3: Προσέγγιση έργου

    - Πιθανά πλεονεκτήματα του ΣΠΕ.

Το ΣΠΕ παρουσιάζει επιπρόσθετα οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την Εμπορία Εκπομπών. Τα έσοδα από την πώληση AAUs χρηματοδοτούν επενδύσεις με μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά οφέλη μέσω του ΣΠΕ, ενώ μέσω της Εμπορίας Εκπομπών αυτό δεν εξασφαλίζεται.

Σε σχέση με την από Κοινού Υλοποίηση, το ΣΠΕ παρέχει τη δυνατότητα αποφυγής χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και αυξημένων διεκπεραιωτικών εξόδων, κυρίως όσον αφορά σε έργα μικρής κλίμακας.

3.9.4.	Εκτίμηση της εξέλιξης του ΣΠΕ

Ο μηχανισμός του Σχεδίου Πράσινης Επένδυσης δεν έχει υλοποιηθεί, και συνεπώς δεν είναι διαθέσιμα παραδείγματα ή στατιστικά στοιχεία για να εκτιμηθεί η εξέλιξή του με βάση το ιστορικό του, ενώ οι κανονισμοί και οι διαδικασίες που θα τον διέπουν τελούν ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Ωστόσο, ως συνδυασμός της ΚΥ και της ΕΕ, αποτελεί μία ιδιαίτερα δελεαστική λύση για την εφαρμογή σχεδίων που προωθούν την περιβαλλοντικά ήπια τεχνολογία.

Το ΣΠΕ μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια διμερών συμφωνιών, εφόσον δεν αποτελεί μηχανισμό του Κυότο και δε γίνεται υπό την αιγίδα της Συνθήκης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και ο Καναδάς, οι βασικοί αγοραστές AAUs στα πλαίσια της Εμπορίας Εκπομπών, που μέσω του ΣΠΕ έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ότι τα έσοδα από την πώληση περιθωρίου εκπομπών θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων φιλικών προς το περιβάλλον και θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ΣΠΕ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για υλοποίηση έργων στις χώρες που βρίσκονται σε καθεστώς μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, και κυρίως στη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία συνέλαβε την ιδέα του ΣΠΕ και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εφαρμογή του. Επομένως, η επιτυχία του ΣΠΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προθυμία της Ρωσικής Ομοσπονδίας να προχωρήσει στο διορισμό των αρμόδιων οργάνων και να παράσχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη σωστή επένδυση των εσόδων από την πώληση AAUs, καθώς και να εισαγάγει διαφανείς διαδικασίες παρακολούθησης. Οι αποφάσεις αυτές, για να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα,  είναι απαραίτητο να ληφθούν σε υψηλό επίπεδο και να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Ήδη η απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κυότο, γεγονός που έθεσε το Πρωτόκολλο σε ισχύ, κινείται στην κατεύθυνση αποδοχής της λογικής και των μηχανισμών του από τη ρωσική πλευρά. Με την κατάρτιση σχετικής στρατηγικής στη Ρωσική Ομοσπονδία, το ΣΠΕ αναμένεται να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα [26].

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

  - Γενικά

Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο καθορίζονται τρεις ευέλικτοι μηχανισμοί, ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης, ο μηχανισμός της από Κοινού Υλοποίησης και ο

Μηχανισμός της Εμπορίας Εκπομπών (Emissions Trading- ET). Η Εμπορία Εκπομπών εισάγεται στο άρθρο 17 του Πρωτοκόλλου, όπου αναφέρεται ότι οι χώρες που ανήκουν στο Παράρτημα Β, δηλαδή οι ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης-Πλαισίου, μπορούν να συμμετάσχουν  στην Εμπορία Εκπομπών με στόχο να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η συμμετοχή στην Εμπορία Εκπομπών θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη στην προσπάθεια για μείωση των εκπομπών στο εσωτερικό της κάθε χώρας [5].

Στις συνδιασκέψεις για το κλίμα (Ρίο 1992, Κυότο 1997 και Μαρακές 2001), παρουσιάστηκε διάσταση απόψεων μεταξύ των προσεγγίσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ για την αντιμετώπιση τα κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ χαρακτηρίζονταν από εμμονή σε λύσεις αποκλειστικά στα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς και του εθελοντισμού των επιχειρήσεων, ενώ η ΕΕ επέμενε σε δραστικότερα και πιο περιοριστικά μέτρα, όπως την καθιέρωση ορίων και κανονισμών, για να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις σε μειώσεις εκπομπών. Η διάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να επινοηθεί ο μηχανισμός της Εμπορίας Εκπομπών, που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην προηγούμενη θετική εμπειρία από το πρόγραμμα της εμπορίας Δικαιωμάτων εκπομπής αερίων που ευθύνονται για την όξινη βροχή στις ΗΠΑ, στο οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η εμπορία αδειών, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό το κόστος για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι ΗΠΑ, μέσω της επιλογής τους να μην επικυρώσουν το Πρωτόκολλο του Κυότο δεν αξιοποιούν την εμπειρία τους σε μηχανισμούς εμπορίας, ενώ η ΕΕ, ευνοώντας ιδιαίτερα τη συμβατότητα με τους στόχους του Κυότο, προχώρησε δυναμικά στην καθιέρωση ευρωπαϊκού συστήματος Εμπορίας Εκπομπών [46].

  - Σκοπός

Ο μηχανισμός της Εμπορίας Εκπομπών σχεδιάστηκε ως εργαλείο για την επιτυχία του εγχειρήματος για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι σύγχρονες οικονομίες βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην καύση ορυκτών καυσίμων, ενώ η όλο και εντατικότερη χρήση τους αποτελεί δείκτη για την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας και συστατικό στοιχείο της. Ωστόσο, η καύση ορυκτών καυσίμων είναι η βασική αιτία της αύξησης της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα, δηλαδή οι εκπομπές CO2 συνδέονται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, κάθε προσπάθεια για μείωση των καύσεων έχει σοβαρές επιπτώσεις στις οικονομίες στις οποίες επιχειρείται, δυσχεραίνοντας και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό και η αντιμετώπισή του αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας, είναι επομένως απαραίτητο να ληφθούν ορισμένα μέτρα, τα οποία είναι επόμενο να έχουν κάποιο κόστος στην οικονομία. Η απάντηση σε αυτό το δίλημμα της επιλογής ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης δίνεται μέσω του μηχανισμού της Εμπορίας Εκπομπών.

Σκοπός της Εμπορίας Εκπομπών είναι να βοηθηθούν οι χώρες του Παραρτήματος Ι να επιτύχουν τους στόχους τους για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου με το μικρότερο δυνατό κόστος, αναζητώντας τη χρυσή τομή μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού κόστους και περιβαλλοντικού οφέλους. Μέσω του μηχανισμού της Εμπορίας Εκπομπών, μία βιομηχανική εγκατάσταση σε μία ανεπτυγμένη χώρα μπορεί να διαθέσει προς πώληση ένα μέρος των Δικαιωμάτων εκπομπών που της αναλογούν, το οποίο εξοικονόμησε χάρη σε δράσεις βελτίωσης της τεχνολογίας της, αλλά και από τη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων ΜΚΑ και ΚΥ. Αντίστοιχα, μία βιομηχανική εγκατάσταση σε μία ανεπτυγμένη χώρα που έχει ξεπεράσει τα περιθώρια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου που της αναλογούν, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το πλεόνασμα άλλων χωρών που έχει διατεθεί προς πώληση.

Σε επίπεδο χωρών του Παραρτήματος Ι που συμμετέχουν στην Εμπορία Εκπομπών, πλεόνασμα Δικαιωμάτων που θα μπορέσουν να διαθέσουν προς πώληση αναμένεται να έχουν κυρίως η Ρωσία και η Ουκρανία.

    - Το παράδειγμα των εταιριών Α και Β

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την εξήγηση της λειτουργίας του μηχανισμού της Εμπορίας Εκπομπών και για το πώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται οι μειώσεις εκπομπών με το μικρότερο δυνατό κόστος είναι το παράδειγμα των εταιριών Α και Β.

Έστω δύο εταιρίες, Α και Β. Κάθε μία από τις εταιρίες Α και Β εκπέμπει 100.000 τόνους ισοδύναμου CO2 το χρόνο. Οι χώρες στις οποίες εδρεύουν τους έχουν παραχωρήσει Δικαιώματα εκπομπής 95.000 τόνων ισοδύναμου CO2  το χρόνο, επομένως οι εταιρίες Α και Β πρέπει να βρουν τρόπους μείωσης των εκπομπών τους κατά 5.000 τόνους ισοδύναμου CO2 . Οι εταιρίες έχουν τις εξής επιλογές:

- Να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 5.000 τόνους

- Να αγοράσουν Δικαιώματα εκπομπής 5.000 τόνων στην αγορά

- Να επιλέξουν μία ενδιάμεση θέση

Πριν επιλέξουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν, συγκρίνουν το κόστος της κάθε μίας.

Έστω ότι η τιμή του Δικαιώματος Εκπομπής ενός τόνου ισοδύναμου CO2  είναι €10 αυτή τη στιγμή στην αγορά. Έστω ότι η εταιρία Α υπολογίζει ότι το κόστος μείωσης ενός τόνου ισοδύναμου CO2 με βελτιώσεις στην τεχνολογία της ανέρχεται στα €5. Η εταιρία Α αποφασίζει να μειώσει τις εκπομπές της, εφόσον το κόστος είναι μικρότερο από το να αγοράσει Δικαιώματα εκπομπής, και να μειώσει τις εκπομπές της κατά 10.000 τόνους.

Η εταιρία Β βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση. Έστω ότι το κόστος μείωσης των εκπομπών της είναι €15 ανά τόνο ισοδύναμου CO2, δηλαδή μεγαλύτερο από την παρούσα τιμή αγοράς Δικαιώματος ισοδύναμων εκπομπών, επομένως η εταιρία αποφασίζει να αγοράσει Δικαιώματα εκπομπών.

Η εταιρία Α μειώνει τις εκπομπές της κατά 10.000 τόνους ισοδύναμου CO2 με κόστος €50.000 (€5 ανά τόνο), έχει όμως και έσοδα €50.000 από την πώληση στην αγορά (€10 ανά τόνο) των Δικαιωμάτων 5.000 τόνων ισοδύναμου CO2 που δε χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρία Α επιτυγχάνει τον περιορισμό των εκπομπών που της αναλογούν με μηδενικό κόστος, ενώ εάν είχε μειώσει τις εκπομπές της μόνο κατά  5.000 τόνους ισοδύναμου CO2, θα είχε κόστος €25.000 (€5 ανά τόνο).

Η εταιρία Β αγοράζει τα Δικαιώματα εκπομπής 5.000 τόνων ισοδύναμου CO2 με κόστος €50.000 (€10 ανά τόνο), ενώ στην περίπτωση που δεν παρεχόταν η ευελιξία της Εμπορίας Εκπομπών, θα έπρεπε να μειώσει τις εκπομπές της με κόστος €75.000 (€15 ανά τόνο).

Έτσι η Εμπορία Εκπομπών καταλήγει σε εξοικονόμηση €50000 για τις δύο εταιρίες, ενώ το αποτέλεσμα της μείωσης των εκπομπών παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα αν η μείωση έγινε στην εταιρία Α ή στην εταιρία Β [27].

  - Τα συστήματα εμπορίας εκπομπών

Ο μηχανισμός Εμπορίας Εκπομπών, όπως ορίζεται και περιγράφεται στο κείμενο του Πρωτοκόλλου του Κυότο, εφαρμόζεται μέσω της λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων Εμπορίας Εκπομπών.

4.3.1.	Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΕΔΕ (European Union Emissions Trading System- EU ETS), στο οποίο συμμετέχουν χώρες και εταιρίες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το μεγαλύτερο από τα συστήματα Εμπορίας Εκπομπών, και θεσπίστηκε με τις οδηγίες 2003/87/ΕΚ  και 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29-1-2004, διέπεται δηλαδή από κανόνες που έχουν τεθεί από τα όργανα της ΕΕ. Στην ενότητα 4.4 της παρούσας εργασίας θα γίνει αναλυτική αναφορά στο ΣΕΔΕ.

4.3.2.   Το Νορβηγικό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών

Στη Νορβηγία λειτουργεί εγχώριο σύστημα Εμπορίας Εκπομπών από τον Ιανουάριο του 2005. Το σύστημα παρουσιάζει πρόβλημα περιορισμένης ρευστότητας, ενώ καλύπτει πολύ μικρό μέρος της Εμπορίας Εκπομπών στην οποία καταφεύγουν οι νορβηγικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ πιθανό να συνδεθεί με το ΣΕΔΕ στο άμεσο μέλλον, εφόσον οι διαχειριστές του ΣΕΔΕ επιδιώκουν τη διεύρυνση του συστήματος και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή σ’ αυτό. Η συγχώνευση των δύο συστημάτων αναμένεται να μην παρουσιάσει ιδιαίτερα προβλήματα, από τη στιγμή που οι δομές τους είναι παραπλήσιες [28].

#### Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Καλιφόρνια

H μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μητρώο για την Κλιματική Δράση στην Καλιφόρνια» (California Climate Action Registry) ιδρύθηκε από την πολιτεία της Καλιφόρνια για την εθελοντική καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τις εταιρίες και τους οργανισμούς της πολιτείας στην κατάρτιση σεναρίων αναφοράς εκπομπών, σύμφωνα με τα οποία  θα μπορέσουν να εφαρμοστούν μέτρα μελλοντικά.

Η οργάνωση ενθαρρύνει εθελοντικές προσπάθειες αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταρτίσουν την απογραφή των εκπομπών τους χρησιμοποιώντας ως χρονολογία αναφοράς το 1990 ή κάποιο προηγούμενο έτος.  Η πολιτεία της Καλιφόρνια θα λάβει υπόψη τη συμμετοχή κάθε εταιρίας στο CCAR σε περίπτωση μελλοντικής υποχρεωτικής εφαρμογής συστήματος για τη μείωση των εκπομπών.

Η οργάνωση έχει αναπτύξει ένα Γενικό Πρωτόκολλο και επιπρόσθετα πρωτόκολλα ειδικά για κάθε βιομηχανία που παρέχουν καθοδήγηση για την απογραφή των εκπομπών και τη συμμετοχή στην οργάνωση. Όταν οι οργανισμοί αποφασίζουν να συμμετάσχουν, δέχονται να καταγράψουν τις εκπομπές τους για όλες τις δραστηριότητές τους στην Καλιφόρνια. Η οργάνωση ζητά να καταγραφούν όλες οι άμεσες εκπομπές, αλλά και οι έμμεσες, μέσω της κατανάλωσης ηλεκτρισμού.

Δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο, οι επιμέρους πρωτοβουλίες των πολιτειών όπως η Καλιφόρνια, που βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης συστήματος εμπορίας Δικαιωμάτων εκπομπών, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την άσκηση πολιτικής πίεσης στην αμερικανική κυβέρνηση [29].

4.3.4.   Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών των ΒΑ ΗΠΑ.

Η Τοπική Πρωτοβουλία για τα Αέρια του Θερμοκηπίου (Regional Greenhouse Gas Initiative- RGGI) συστάθηκε πρόσφατα σε εθελοντική βάση για τη συμμετοχή των πολιτειών στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν εφτά πολιτείες: Κονέκτικατ, Ντελαγουέρ, Μέιν, Νιου Χάμσαϊρ, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη και Βερμόντ. Η πολιτεία του Μέριλαντ θα γίνει μέλος μέχρι τον Ιούλιο του 2006, ενώ παρατηρητές είναι η Κολούμπια, η Μασαχουσέτη, η Πενσυλβάνια, το Ρόουντ ΄Αιλαντ και οι ανατολικές επαρχίες του Καναδά.

Η Πρωτοβουλία αποτελεί μία συμμετοχική προσπάθεια για τη διαπραγμάτευση ενός τοπικού προγράμματος cap-and-trade με υποχρεωτικό χαρακτήρα που θα καλύπτει αρχικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας στην περιοχή. Στο μέλλον, η Πρωτοβουλία μπορεί να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και άλλες πηγές αερίων του θερμοκηπίου, και άλλα αέρια του θερμοκηπίου εκτός από το CO2.

Τον Απρίλιο του 2003, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κάλεσε τους κυβερνήτες 11 βορειοανατολικών πολιτειών να συμμετάσχουν στις συζητήσεις για την ανάπτυξη ενός τοπικού cap-and-trade συστήματος για τις βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρισμού μέσα σε δύο χρόνια. Οι κυβερνήτες των οχτώ συμμετεχουσών πολιτειών απάντησαν θετικά στην πρόσκληση, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λήψη μέτρων σχετικών με τη μείωση των εκπομπών, και μία παρόμοια συνεργασία θα τις διευκόλυνε στην επιτυχία των στόχων τους.

Τον Αύγουστο του 2003, οι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών πολιτειών σχεδίασαν σχέδιο δράσης για τη δημιουργία προγράμματος cap-and-trade. Το σχέδιο δράσης καθορίζει τις αρχές για το σχεδιασμό του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στην ομοιομορφία του συστήματος στις συμμετέχουσες πολιτείες. Το πρόγραμμα θα βασιστεί στην εμπειρία άλλων cap-and-trade συστημάτων, ενώ αρχικά θα εστιάσει στις βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας.

Για την επιτυχία του εγχειρήματος, οι εκπρόσωποι των πολιτειών δημιούργησαν υποομάδες που κατέληξαν σε συγκεκριμένες θέσεις για το σχέδιο δράσης. Συγκεκριμένες πολιτείες ανέλαβαν τους ηγετικούς ρόλους των υποομάδων για να διεξαγάγουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Οι υποομάδες αναφέρονται στη μεγαλύτερη ομάδα των εκπροσώπων των πολιτειών, που με τη σειρά τους αναφέρονται στους διευθυντές των περιβαλλοντικών και των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας των πολιτειών.

Το σχέδιο δράσης προβλέπει μία προκαταρκτική φάση και δύο φάσεις ανάπτυξης. Στην προκαταρκτική φάση, οι πολιτείες θα καθορίσουν το νομικό κανονισμό που θα διέπει το σύστημα. Στην πρώτη φάση ανάπτυξης, το σύστημα θα εφαρμοστεί στις ηλεκτροπαραγωγικές βιομηχανίες, ενώ στη δεύτερη θα επεκταθεί σε βιομηχανικούς τομείς εκτός παραγωγής ενέργειας  [30].

Η πρωτοβουλία είναι μέχρι στιγμής η πιο ελπιδοφόρα προσπάθεια για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής εντός των ΗΠΑ, που μέχρι τώρα αρνούνται να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο του Κυότο. Η πολιτική που ακολουθείται στις ΗΠΑ σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνοψίζεται στην πεποίθηση ότι εθελοντικά οι βιομηχανίες μπορούν να βελτιώσουν την τεχνολογία τους χωρίς να επίκεινται κυρώσεις, για να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, στο εσωτερικό των ΗΠΑ ασκείται ισχυρή πίεση προς την κατεύθυνση της επικύρωσης του Πρωτοκόλλου ειδικά ως συνέπεια των καταστροφών από τους πρόσφατους τυφώνες και κυρίαρχα από τις ασφαλιστικές εταιρίες, ενώ η πίεση των ενεργειακών εταιριών για τη μη επικύρωση του Πρωτοκόλλου είναι ακόμη έντονη. Η πρωτοβουλία των βορειοανατολικών ΗΠΑ είναι το μόνο σύστημα που σκοπεύει να επιβάλλει υποχρεωτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της χώρας.

4.3.5.   Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ιαπωνίας

Στην Ιαπωνία λειτουργεί σύστημα Εμπορίας Εκπομπών σε εθελοντική βάση. Το Μάρτιο του 2005 η ιαπωνική κυβέρνηση δήλωσε την πρόθεσή της να θεσπίσει ένα εγχώριο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Εάν μέχρι το 2007 οι στόχοι για μείωση των εκπομπών δεν έχουν επιτευχθεί σύμφωνα με τα όρια που θέτει το Πρωτόκολλο του Κυότο η ιαπωνική κυβέρνηση θα αποφασίσει να το εισαγάγει [31].

4.3.6.    Το σύστημα Εμπορίας Εκπομπών στην Αυστραλία

Στην Αυστραλία λειτουργεί σύστημα εμπορίας εκπομπών στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (New South Wales- NSW), που είναι και η πιο πυκνοκατοικημένη της χώρας και ονομάζεται Σχέδιο Μείωσης Αερίων Θερμοκηπίου (NSW Greenhouse Gas Abatement Scheme- GGAS). Ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2003. Το GGAS έχει στόχο τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήση ηλεκτρισμού. Για να επιτύχει τους στόχους του, χρησιμοποιεί δραστηριότητες έργου, ευνοεί δηλαδή την υλοποίηση έργων που οδηγούν σε μειώσεις εκπομπών, όπως γίνεται στα πλαίσια των μηχανισμών ΜΚΑ και ΚΥ.

Το GGAS καθορίζει ετήσιους στόχους μείωσης αερίων του θερμοκηπίου και ζητά από τους πωλητές και τους αγοραστές ηλεκτρισμού στην περιοχή να ικανοποιήσουν τους επιμέρους στόχους τους, ανάλογα με το ποσοστό τους στην αγορά ενέργειας. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιτύχουν τους στόχους τους απειλούνται με κυρώσεις. Η παρακολούθηση και η επίδοση των συμμετεχόντων αναλαμβάνεται από το Independent Pricing and Regulatory Tribunal of NSW (IPART).

Η Αυστραλία δεν έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο, επομένως η προσπάθεια αυτή στο εσωτερικό της για την εγκαθίδρυση συστήματος που να υποχρεώνει τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί μία πρωτοπόρα πρωτοβουλία, εμπνεόμενη από τους ευέλικτους μηχανισμούς του Κυότο [32].

4.3.7.   Το σύστημα Εμπορίας Εκπομπών του Καναδά

Στον Καναδά, στα πλαίσια του Σχεδίου της Κλιματικής Αλλαγής για τον Καναδά (Climate Change Plan for Canada), η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών των Μεγάλων Τελικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (Large Final Emitters- LFEs) κατά 15% από τα επίπεδα του 2010 για την περίοδο δέσμευσης του Κυότο 2008-2012. Οι LFEs περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις του τομέα αερίου, πετρελαίου, ηλεκτροπαραγωγής, ορυχείων και τη βαριά βιομηχανία, όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες, τα σιδηρουργεία και τα χαλυβουργεία. Οι μισές περίπου μειώσεις εκπομπών του Καναδά μέχρι το 2010 αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τους LFEs.

Η αναμενόμενες μειώσεις εκπομπών από τους LFEs θα ανέρχονται σε περίπου 55Mt ισοδύναμου CO2, ενώ πρόκειται να κατανεμηθούν στα πλαίσια της νομοθεσίας και των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν με κάθε βιομηχανία ή βιομηχανικό κλάδο. Η νομοθεσία και οι σχετικοί κανονισμοί θα θέτουν στόχους μείωσης εκπομπών και πληροφορίες για τη μέτρηση, την αναφορά και τις υποχρεώσεις συμβατότητας.

Η καναδική κυβέρνηση καθιέρωσε ένα εγχώριο σύστημα εμπορίας εκπομπών για να βοηθήσει τους LFEs να επιτύχουν τους στόχους τους. Η κυβέρνηση θα κατανείμει στους LFEs άδειες εκπομπής ίσες με το 85% περίπου των προβλεπόμενων εκπομπών τους για το 2010. Οι LFEs θα μπορούν να εμπορεύονται τις άδειες εκπομπής μεταξύ τους. Η Εμπορία Εκπομπών βασίζεται στο γεγονός ότι ορισμένες εταιρίες θα μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές τους με εσωτερικές δράσεις με μικρότερο κόστος από άλλες, κυρίως βραχυπρόθεσμα. Οι εταιρίες που ικανοποιούν με το παραπάνω τους στόχους τους θα έχουν πλεόνασμα αδειών προς πώληση. Άλλες εταιρίες είναι πιθανό να προτιμήσουν να αγοράσουν τις επιπλέον άδειες από το να αναλάβουν οι ίδιες να πραγματοποιήσουν τις μειώσεις που τους αναλογούν. Μία προκαθορισμένη τιμή (price cap) $15 ανά τόνο για την αγορά αδειών έχει τεθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει μία ενδεχόμενη σύνδεση με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, εφόσον στο ΣΕΔΕ δεν υπάρχει προκαθορισμένη τιμή Δικαιώματος εκπομπής.

Οι LFEs θα έχουν επιπρόσθετες επιλογές για το πώς θα επιτύχουν τους στόχους τους. Εκτός από τις εσωτερικές προσπάθειες και την αγορά αδειών, θα μπορούν να αγοράζουν μονάδες μείωσης εκπομπών από την υλοποίηση έργων μέσω των καλλιεργειών και των αναδασώσεων, ενώ θα μπορούν να αγοράσουν άδειες σε διεθνές επίπεδο, μέσω της διεθνούς εμπορίας εκπομπών, του ΜΚΑ και της ΚΥ [33].

Η νέα συντηρητική ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά, που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές του 2006, αντιμετωπίζει με μεγάλο σκεπτικισμό το Πρωτόκολλο του Κυότο. Σε περίπτωση που ο Καναδάς αποσυρθεί από το Πρωτόκολλο, ο καθορισμός της νομοθεσίας και των κανονισμών που θα διέπουν το εγχώριο σύστημα εκπομπών είτε θα είναι ιδιαίτερα ελαστικός, χωρίς υποχρεωτικό χαρακτήρα, είτε δε θα προωθηθεί καθόλου.

4.4.	Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ)

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Emissions Trading System- EU ETS) είναι το μεγαλύτερο και πληρέστερο σύστημα Εμπορίας Εκπομπών παγκοσμίως. Μονάδα ανταλλαγής στα πλαίσια του συστήματος είναι το Δικαίωμα Ευρωπαϊκής Ένωσης EUA (European Union  Allowance). Στο σύστημα συμμετέχουν, υποχρεωτικά και όχι εθελοντικά όπως σε άλλα συστήματα, περίπου 11.500 βιομηχανικές εγκαταστάσεις από τις 25 χώρες-μέλη της ΕΕ. Η θέσπιση του ΣΕΔΕ έγινε με βάση τις οδηγίες 2003/87/ΕΚ και 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 29-1-2004. Στα κείμενα αυτά περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργία του μηχανισμού και οι αρμοδιότητες των σχετικών οργάνων. Το ΣΕΔΕ τέθηκε σε λειτουργία στα πλαίσια των κατευθύνσεων του Πρωτοκόλλου του Κυότο, και πριν αυτό τεθεί σε ισχύ (16-2-2005, ημερομηνία της επικύρωσής του από τη Ρωσική Ομοσπονδία), εφόσον η ΕΕ είχε αποφασίσει να προβεί σε μείωση των συνολικών εκπομπών της κατά 8% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 ανεξάρτητα από την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

4.4.1.	Οι οδηγίες 2003/87/ΕΚ και 2004/101/ΕΚ

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 θέσπισε το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 την περίοδο 2008-2012, στην οδηγία αυτή προβλέπεται η εγκαθίδρυση συστήματος εμπορίας εκπομπών εντός της ΕΕ μέχρι το 2005. Για τη λειτουργία του συστήματος, καθορίζονται τα όρια εκπομπών του κάθε κράτους-μέλους, το οποίο με τη σειρά του οφείλει να κατανείμει τα Δικαιώματα που του αναλογούν στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των συνόρων του. Στην οδηγία τονίζεται η σημασία του ΜΚΑ και της ΚΥ για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της προώθησης τεχνολογιών αποδοτικότερων από ενεργειακή άποψη και της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού [34].

Η οδηγία εφαρμόζεται στις εξής κατηγορίες δραστηριοτήτων:

- Ενεργειακές δραστηριότητες

- Παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων

- Βιομηχανία ανόργανων υλών

- Παραγωγή πολτού από ξυλεία, χαρτιού και χαρτονιού [34].

Και αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου:

- Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

- Μεθάνιο (CH4)

- Υποξείδιο του αζώτου (N2O)

- Υδροφθοράνθρακες (HFCs)

- Υπερφθοράνθρακες (PFCs)

- Εξαφθοριούχο θείο (SF6) [34].

Σε πρώτη φάση, η Εμπορία Εκπομπών αφορά αποκλειστικά σε εκπομπές CO2.

Οι εγκαταστάσεις των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στις προαναφερθείσες κατηγορίες υποχρεώνονται να λειτουργούν μόνον εφόσον κατέχουν άδειες εκπομπής  συγκεκριμένης ποσότητας αερίων του θερμοκηπίου που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους-μέλους [34].

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ υποχρεώνονται να υποβάλουν εθνικά σχέδια για τη συνολική ποσότητα Δικαιωμάτων που σκοπεύουν να κατανείμουν για τις περιόδους 2005-2007 και 2008-2012, που ονομάζονται Εθνικά Σχέδια Κατανομής ΕΣΚ (National Allocation Plans- NAPs) και καταρτίζονται με βάση διαφανή κριτήρια. Την περίοδο 2005-2007 κατανέμεται δωρεάν το 95% των Δικαιωμάτων, ενώ την περίοδο 2008-2012 κατανέμεται δωρεάν το 90% και παρέχεται η δυνατότητα δημοπράτησης για το υπόλοιπο. Οι εγκαταστάσεις έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς των Δικαιωμάτων που τους παραχωρήθηκαν σε πρόσωπα εντός και εκτός της Κοινότητας [34]. Σύμφωνα με την οδηγία 2004/101/ΕΚ, που τροποποιεί τη 2003/87/ΕΚ, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης CERs και ERUs αντί Δικαιωμάτων εκπομπών. Η οδηγία 2004/101/ΕΚ ονομάζεται και οδηγία σύνδεσης (linking directive), εφόσον συνδέει το ΣΕΔΕ με το ΜΚΑ και την ΚΥ, εισάγοντας την ισοτιμία 1EUA (European Union Allowance, Δικαίωμα Ευρωπαϊκής Ένωσης)=1CER=1ERU [35], [27].

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών, καθώς και τον κεντρικό διαχειριστή για την τήρηση ανεξάρτητου συστήματος καταγραφής συναλλαγών. Τα κράτη-μέλη διασφαλίζουν την εγκυρότητα των εκθέσεων που υποβάλλουν οι εγκαταστάσεις και υποχρεώνουν τις εγκαταστάσεις που δε συμμορφώνονται με τους κανονισμούς στην καταβολή προστίμου, ενώ υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας κάθε χρόνο. Τα κράτη-μέλη επίσης ορίζουν τις αρμόδιες αρχές για την τήρηση της οδηγίας και καταρτίζουν μητρώα προς την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης Δικαιωμάτων ή CERs/ERUs [34], [35].

Κατά τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της οδηγίας, η Εμπορία εκπομπών μπορεί να εφαρμόζεται και από εγκαταστάσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν ανήκει στις προαναφερθείσες κατηγορίες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης υπόχρεων εγκαταστάσεων υπό όρους. Τονίζεται επίσης η σημασία ενδεχόμενης σύνδεσης του ευρωπαϊκού συστήματος Εμπορίας Εκπομπών με άλλα παρόμοια, όπως και της σύνδεσής του με τους μηχανισμούς ΜΚΑ και ΚΥ [34].

4.4.2.	Η απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2004

Στην απόφαση αυτή η Επιτροπή θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, ενώ παρέχει τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των οδηγιών 2003/87/ΕΚ και 2004/101/ΕΚ. Σύμφωνα με αυτή, οι αρχές παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζονται από αρτιότητα, συνοχή, διαφάνεια, ακρίβεια, αποδοτικότητα, ουσιαστική σημασία και αξιοπιστία.

Παρουσιάζονται επίσης οι μεθοδολογίες παρακολούθησης για τον προσδιορισμό των εκπομπών, καθώς και οι χρησιμοποιούμενοι τύποι για τον υπολογισμό των εκπομπών ανά κατηγορία δραστηριότητας. Δίνονται επίσης τα πρωτότυπα υποβολής εκθέσεων που θα πρέπει να συμπληρωθούν από τις ενδιαφερόμενες εγκαταστάσεις [36].

4.4.3.	Η λειτουργία του ΣΕΔΕ

Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) θεσπίστηκε από τα νομοθετικά (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και εκτελεστικά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) όργανα της ΕΕ, και κατά συνέπεια η εφαρμογή του από τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωτική. Η ΕΕ, αντιμετωπιζόμενη ενιαία στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο, οφείλει στο σύνολό της να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο 92% των εκπομπών του 1990 των ΕΕ-15. Η ΕΕ, βασιζόμενη στην ποσότητα εκπομπών που της αναλογεί με βάση τις διεθνείς συνθήκες, καθορίζει κατά πόσον θα πρέπει να μειώσει ή να αυξήσει τις εκπομπές του κάθε κράτος-μέλος ανάλογα με το ποσοστό συμβολής του στις εκπομπές και το επίπεδο της οικονομικής του ανάπτυξης, αποδίδει δηλαδή ένα συγκεκριμένο αριθμό Δικαιωμάτων εκπομπών σε κάθε κράτος-μέλος. Το κράτος-μέλος με τη σειρά του καθορίζει το όριο εκπομπών CO2 για κάθε υπόχρεη εγκατάσταση που βρίσκεται στην επικράτειά του, εκδίδοντας άδειες για τις ποσότητες CO2 που επιτρέπεται να εκλύουν οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Οι μειώσεις που επιτυγχάνονται από τις εγκαταστάσεις σε επίπεδα χαμηλότερα των ορίων είναι διαπραγματεύσιμες, δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχουν περιορίσει τις εκπομπές τους περισσότερο απ’ ό,τι όφειλαν, μπορούν να διαθέσουν το πλεόνασμα των Δικαιωμάτων τους προς πώληση στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην επίτευξη της μείωσης των εκπομπών τους ή στις εγκαταστάσεις για τις οποίες το κόστος μείωσης είναι μεγαλύτερο από το κόστος αγοράς Δικαιωμάτων [13].

Το σύστημα αυτό φιλοδοξεί να παράσχει ένα κίνητρο στις επιχειρήσεις να περιορίσουν τις εκπομπές τους εκεί όπου αυτό συνεπάγεται τη μικρότερη δαπάνη. Επιπλέον, το ΣΕΔΕ συνδέεται με το ΜΚΑ και την ΚΥ, εφόσον μέσω του συστήματος ανταλλάσσονται οι CERs και οι ERUs που έχουν αποκτηθεί μέσω έργων εντασσόμενων σε αυτούς τους μηχανισμούς, ενθαρρύνει συνεπώς τις βιομηχανίες της ΕΕ να συμμετάσχουν στους ευέλικτους μηχανισμούς του Κυότο. Η λειτουργία του ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2005 [27].

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στις εξής αρχές:

- Είναι σύστημα cap-and-trade

- Η υλοποίησή του γίνεται σε φάσεις, με περιοδικές επιθεωρήσεις και ευκαιρίες για διεύρυνση σε άλλα αέρια και σε άλλους τομείς

- Τα σχέδια κατανομής αποφασίζονται περιοδικά

- Περιλαμβάνει ισχυρό πλαίσιο συμβατότητας

- Η αγορά αφορά την ΕΕ, αλλά ταυτόχρονα επεκτείνεται και σε τρίτες χώρες μέσω του ΜΚΑ και της ΚΥ [27].

Στο επόμενο διάγραμμα παρατηρούμε το ποσοστό για τις συνολικές εκπομπές CO2 στην ΕΕ-15 το 2001 για το οποίο ευθύνεται καθένας από τους τομείς

- Ενεργειακή βιομηχανία (τομέας ηλεκτρισμού και διυλιστήρια): 28%

- Μεταφορές: 21%

- Βιομηχανία (εκτός ενεργειακής): 20%

- Νοικοκυριά και τριτογενής τομέας: 17%

- Αγροτικός τομέας: 10%

- Άλλες: 4%

Για το μεγαλύτερο ποσοστό στη συμβολή των εκπομπών CO2 ευθύνεται η ενεργειακή βιομηχανία, τομέας που καλύπτεται από το ΣΕΔΕ [27].

Εικόνα 4.1: Πηγές εκπομπής CO2 στην ΕΕ

4.4.4.	Εμπειρία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΣΕΔΕ

Το ΣΕΔΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2005, ως το πρώτο πολυεθνικό σύστημα Εμπορίας Εκπομπών που καλύπτει διάφορους παραγωγικούς τομείς. Η λειτουργία του ΣΕΔΕ βασίζεται στην τήρηση ηλεκτρονικών μητρώων στα οποία καταγράφονται οι συναλλαγές και η ιδιοκτησία EUAs. Τα μητρώα αυτά επιτηρούνται από ένα κεντρικό διαχειριστή στο επίπεδο της ΕΕ που ελέγχει κάθε ανταλλαγή και κάθε παραβίαση των κανονισμών μέσω του Ανεξάρτητου Καταλόγου Συναλλαγών της Κοινότητας (Community Independent Transaction Log- CITL). Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα των καταλόγων σημειώνει την ιδιοκτησία των Δικαιωμάτων όπως το τραπεζικό σύστημα σημειώνει την ιδιοκτησία των χρημάτων [47].

Η διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον ανέθεσε στη McKinsey Company and Ecofys την παρακολούθηση και την επιθεώρηση του ΣΕΔΕ για το 2005 και το 2006. Σκοπός της επιθεώρησης είναι να παράσχει μία βάση δεδομένων για να αναλύσει τη λειτουργία και το σχεδιασμό του συστήματος, να αξιολογήσει την επίδραση της επέκτασης του ΣΕΔΕ σε άλλους τομείς και αέρια και να κατανοήσει την πραγματική επίδραση του ΣΕΔΕ στην ανταγωνιστικότητα [47].

Τα Μητρώα κάθε κράτους-μέλους σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/ets/registrySearch.do. Μέχρι σήμερα (Ιούνιος 2006), λειτουργούν μερικώς οι κατάλογοι όλων των κρατών-μελών, εκτός από τους καταλόγους της Κύπρου, της Μάλτας και της Πολωνίας.

Η γενική εικόνα από τα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές των κρατών-μελών της ΕΕ για το 2004 είναι ότι τα επίπεδα είναι κατά 0,9% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1990, ενώ ο στόχος που θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2012 είναι μείωση κατά 8% σε σχέση με το 1990. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να καταστήσει το ΣΕΔΕ ως το βασικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών στην ΕΕ [59].

4.4.5.	Τα Εθνικά Σχέδια Κατανομής

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ καταρτίζουν τα Εθνικά Σχέδια Κατανομής ΕΣΚ (National Allocation Plans- NAPs), με βάση τα οποία γίνεται η κατανομή των Δικαιωμάτων στις υπόχρεες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο έδαφός τους. Η σύνταξη των ΕΣΚ διέπεται από ορισμένους κανόνες και πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Ένα ΕΣΚ αναφέρει τις εκπομπές προηγούμενων ετών ανά τομέα δραστηριότητας, ενώ περιέχει και προβλέψεις για τις μελλοντικές εκπομπές κάθε τομέα, συνήθως μέχρι το 2020. Επίσης, είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η παραχώρηση υπερβολικά μεγάλου αριθμού Δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις και να ενθαρρύνεται η προώθηση έργων ΜΚΑ και ΚΥ. Κάθε ΕΣΚ ελέγχεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [27]. Το ΕΣΚ ωστόσο δεν είναι μόνο ένα τεχνικό κείμενο απογραφής των εκπομπών κάθε εγκατάστασης της χώρας, εφόσον μέσα σε αυτό εκφράζεται η χάραξη πολιτικής και η στρατηγική της κάθε χώρας-μέλους για τα μέτρα που θα λάβει για να επιτύχει τους στόχους της.

Σκοπός των ΕΣΚ είναι ο καθορισμός της συνολικής ποσότητας εκπομπών CO2, την οποία τα κράτη-μέλη διαθέτουν στις επιχειρήσεις τους με τη μορφή Δικαιωμάτων Εκπομπών, τα οποία θα είναι τότε δυνατόν να πωλούνται ή να αγοράζονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η ιδέα είναι ότι μέσω της κατανομής Δικαιωμάτων τα κράτη μέλη θα περιορίσουν τις εκπομπές CO2 από τους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας, δημιουργώντας κατά τον τρόπο αυτό στενότητα έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η λειτουργία και ανάπτυξη αγοράς και να μειωθούν πραγματικά οι εκπομπές στο σύνολό τους (cap-and-trade) [37].

Τα  κριτήρια με βάση τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει ή απορρίπτει ένα ΕΣΚ, όπως αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, είναι τα εξής:

- Η συνολική ποσότητα των κατανεμητέων Δικαιωμάτων πρέπει να συμφωνεί με τον ποσοτικό στόχο μείωσης των εκπομπών του κράτους-μέλους στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

- Η συνολική ποσότητα των κατανεμητέων Δικαιωμάτων πρέπει να συμφωνεί με την εκπλήρωση των συνεισφορών των κρατών-μελών στις δεσμεύσεις της Κοινότητας σύμφωνα με τον κανονισμό 93/389/ΕΟΚ.

- Οι ποσότητες των κατανεμητέων Δικαιωμάτων πρέπει να αντιστοιχούν προς το δυναμικό, συμπεριλαμβανομένου του τεχνολογικού δυναμικού δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ.

- Το ΕΣΚ πρέπει να είναι συνεπές με άλλα κοινοτικά νομοθετικά μέσα και μέσα πολιτικής.

- Το ΕΣΚ δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων ή τομέων.

- Το ΕΣΚ πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εισαχθούν οι νεοεισερχόμενοι στο ΣΕΔΕ στο κράτος-μέλος.

- Το ΕΣΚ δύναται να συνεκτιμά την πρώιμη δράση και περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η πρώιμη δράση λαμβάνεται υπόψη.

- Το ΕΣΚ περιέχει πληροφορίες για το πώς λαμβάνεται υπόψη η καθαρή τεχνολογία.

- Το ΕΣΚ προβλέπει τη δυνατότητα του κοινού να διατυπώνει παρατηρήσεις και εξασφαλίζει ότι αυτές θα ληφθούν υπόψη.

- Το ΕΣΚ περιέχει πίνακα των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, με τις ποσότητες Δικαιωμάτων που πρόκειται να διατεθούν σε καθεμία.

- Το ΕΣΚ μπορεί να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ανταγωνισμού από χώρες ή φορείς εκτός ΕΕ [34], [38].

Το παρακάτω κριτήριο αναφέρεται στα ΕΣΚ της δεύτερης περιόδου εφαρμογής του ΣΕΔΕ (2008-2012):

- Το ΕΣΚ ορίζει το ανώτατο ποσό CERs και ERUs που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε φορέα εντός του κοινοτικού συστήματος, ως ποσοστό επί των Δικαιωμάτων που του αποδίδονται [35], [38].

Σε περίπτωση απόρριψης ενός ΕΣΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κράτος μέλος δεν μπορεί να προχωρήσει και να εκτελέσει το σχέδιο όπως προβλέπεται, δηλαδή να διαθέσει το προτεινόμενο πλήθος Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή πρέπει να αιτιολογεί κάθε απορριπτική απόφαση. Οι σχετικοί λόγοι θα κατευθύνουν το κράτος μέλος όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα καταστήσει το σχέδιό του συμβατό προς τα κριτήρια διάθεσης. Εάν τα κράτη μέλη των οποίων τα σχέδια απορρίφθηκαν μερικώς εφαρμόσουν τις προταθείσες τροποποιήσεις, δεν πρέπει να υποβάλουν τα σχέδιά τους στην Επιτροπή δεύτερη φορά αλλά αυτομάτως μπορούν να προχωρήσουν σε εμπορία εκπομπών [37].

Τα ΕΣΚ για την περίοδο 2005-2007 έχουν ήδη κατατεθεί, ενώ τα ΕΣΚ για την περίοδο 2008-2012 πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2006 [39].

4.4.6.	Η εμπειρία από την πρώτη φάση κατάρτισης ΕΣΚ (2005-2007)

Η πρώτη φάση έγκρισης των ΕΣΚ διήρκεσε 15 μήνες, από την προθεσμία υποβολής στις 31 Μαρτίου 2005 ως την τελευταία απόφαση της Επιτροπής στις 20 Ιουνίου 2005, χρονικό διάστημα κατά πολύ μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο. Η διαδικασία έγκρισης επιμηκύνθηκε εντός της πρώτης περιόδου εφαρμογής του ΣΕΔΕ που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2005. Η σε εθνικό επίπεδο καθυστέρηση υποβολής, έγκρισης και τελειοποίησης (finalization) ορισμένων ΕΣΚ εισήγαγε αβεβαιότητες όχι μόνο για τις αντίστοιχες εθνικές αρχές και επιχειρήσεις, αλλά και για τους συμμετέχοντες στο εμπόριο Δικαιωμάτων ανά την Ευρώπη. Γενικές παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρώτη περίοδο είναι:

- Για την επίτευξη των στόχων του Κυότο με αποτελεσματικό τρόπο είναι απαραίτητη η πιο εκτεταμένη εφαρμογή της εμπορίας εκπομπών.

- Τα Δικαιώματα ήταν πιο περιοριστικά για τους παραγωγούς ενέργειας απ’ ότι για τους άλλους ενδιαφερόμενους τομείς.

- Τα κράτη-μέλη με τη μεγάλη υπέρβαση των εκπομπών CO2 σε σχέση με τους στόχους τους προτίθενται να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες Δικαιωμάτων Εκπομπών.

- Η μη αποδοχή εκ των υστέρων προσαρμογών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του εμπορίου Δικαιωμάτων.

- Ορισμένα ΕΣΚ είναι πιο περίπλοκα απ’ ό,τι έπρεπε και όχι αρκετά διαφανή [40].

Σύμφωνα με τα ΕΣΚ των κρατών-μελών της ΕΕ, ο συνολικά κατανεμημένος όγκος Δικαιωμάτων για την τριετία 2005-2007 ανέρχεται στους 6,5Gt CO2 περίπου. Η κατανομή των Δικαιωμάτων γίνεται ισόποσα σε όλες τις χώρες, εκτός από τη Δανία και τη Λιθουανία. Προβλέπεται πλειστηριασμός Δικαιωμάτων για το 5%,  0,75%,  1,5%, και 2,5%  αντίστοιχα στα ΕΣΚ της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Λιθουανίας και της Ουγγαρίας, ενώ στα ΕΣΚ της Ελλάδας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπεται να δημοπρατηθεί το υπόλοιπο του αποθέματος για τους νεοεισερχόμενους. Σε όλα τα ΕΣΚ ένα μικρό ποσοστό κρατείται για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά [48].

Τα περισσότερα κράτη-μέλη προσεγγίζουν το στόχο του Κυότο με μέσο όρο 94-98% των αναμενόμενων εκπομπών σύμφωνα με τα αντίστοιχα Σενάρια Αναμενόμενης Εξέλιξης (ΣΑΕ). Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής θεωρείται αυτός με το μεγαλύτερο δυναμικό μείωσης εκπομπών. Οι εκπομπές CO2 που κατανέμονται στα ΕΣΚ αποτελούν ποσοστό 46% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ [48].

Όσον αφορά στους άλλους δύο ευέλικτους μηχανισμούς του Κυότο, το ΜΚΑ και την ΚΥ, πολλά κράτη-μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία) ανακοινώνουν τις προθέσεις τους να καλύψουν ένα τμήμα των μειώσεων εκπομπών που τους αναλογούν καταφεύγοντας σε σχετικά έργα για την δεύτερη περίοδο δέσμευσης 2008-2012 [48].

Στα διάφορα ΕΣΚ παρατηρείται μεγάλη ποικιλία ως προς την επιλογή περιόδων αναφοράς ιστορικών εκπομπών, αν και οι περισσότερες εντοπίζονται εντός της εξαετίας 1998-2003. Η πρώιμη δράση, δηλαδή τα μέτρα που είχαν ληφθεί στα κράτη-μέλη για την προώθηση φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών πριν τη θέσπιση του ΣΕΔΕ, λαμβάνεται έμμεσα υπόψη, μέσω της επιλογής κατάλληλων ιστορικών περιόδων αναφοράς. Επιπλέον, σε ορισμένα ΕΣΚ, όπως για παράδειγμα της Αυστρίας, πριμοδοτούνται με επιπλέον Δικαιώματα οι εγκαταστάσεις που έχουν εφαρμόσει καθαρές τεχνολογίες και κυρίως συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού [48].

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου εφαρμογής του ΣΕΔΕ (2005-2007), επιτρέπεται η μεταφορά Δικαιωμάτων μεταξύ των ετών, δεν επιτρέπεται όμως η μεταφορά Δικαιωμάτων μεταξύ της πιλοτικής περιόδου και της πρώτης περιόδου δέσμευσης (2008-2012), εκτός από τα ΕΣΚ της Πολωνίας και της Γαλλίας που περιλαμβάνουν σχετική πρόβλεψη [48].

Στον επόμενο πίνακα γίνεται σύγκριση των βασικών στοιχείων των ΕΣΚ των κρατών-μελών της ΕΕ [48].

Πίνακας 4.1. Σύγκριση κύριων στοιχείων ΕΣΚ ΕΕ-25

| ΕΣΚ | Στόχος Κυότο 2010 (Mt CO2 eq) | Ετήσιος μέσος όρος cap 05-07 (Mt CO2 eq) | CAP% Εθνικών εκπομπών CO2 | Αγορά Δικαιωμάτων το 2010 (Mt CO2 eq) | Αποδεκτό/ Αποδεκτό υπό όρους |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αυστρία | 67,2 | 33,2 | 39 | 3 έως 7 | ΑΥΟ |
| Βέλγιο | 134,1 | 62,9 | 30 | 3 | Α |
| Γαλλία | 542,7 | 123,7 | 22 | - | ΑΥΟ |
| Γερμανία | 962,4 | 499 | 59 | ν | ΑΥΟ |
| Δανία | 54,9 | 33,5 | 50 | 3,7 | Α |
| Εσθονία | 34,2 | 19 | 85 | - | Α |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 651,6 | 252 | 46 | - | ΑΥΟ |
| Ιρλανδία | 60,7 | 22,3 | 32% A.Θ. | 3.7 | Α |
| Λετονία | 26,8 | 4,6 | 42 | - | Α |
| Λουξεμβούργο | 9,2 | 3,4 | 32 | ν | Α |
| Ολλανδία | 199,3 | 95,3 | 53 | 20 | Α |
| Πορτογαλία | 82,4 | 38,2 | 43 | ν | Α |
| Σλοβακία | 66,6 | 30,5 | 50 | - | Α |
| Σλοβενία | 19 | 8,8 | 56 | - | Α |
| Σουηδία | 73,2 | 22,9 | 29 | ν | Α |
| Φινλανδία | 77,2 | 45,5 | 62 | - | ΑΥΟ |
| Κύπρος |  | 5,7 | 60% Α.Θ. | - | Α |
| Τσεχία | 177 | 97,6 | 70 | - | Α |
| Ουγγαρία | 105 | 29,9 | - | - | Α |
| Λιθουανία | 50 | 12,3 | 51 | ν | Α |
| Μάλτα |  | 2,9 | <73 | - | Α |
| Πολωνία | 531 | 239,1 | - | - | ΑΥΟ |
| Ισπανία | 238,1 | 171,4 | 40,5% Α.Θ. | 20 | ΑΥΟ |
| Ιταλία | 487,1 | 232,5 | 43% Α.Θ. | ν | ΑΥΟ |
| Ελλάδα | 138,6 | 74,4 | 52,5% Α.Θ. |  |  |

A.Θ: Αύξηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

4.4.7.	Οδηγίες σχετικά με τη δεύτερη φάση υποβολής ΕΣΚ (2008-2012)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώτης περιόδου υποβολής των ΕΣΚ και της λειτουργίας του ΣΕΔΕ, τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους για συμμόρφωση με τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η εκτενέστερη χρήση της δυνατότητας για εμπορία εκπομπών αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα στην επίτευξη των στόχων. Ιδιαίτερη σημασία θα έπρεπε επίσης να δοθεί στην κατανομή των Δικαιωμάτων με βάση το τεχνολογικό δυναμικό του κάθε τομέα δραστηριότητας, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα για βελτίωση της τεχνολογίας σε κάθε τομέα. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ οφείλουν ακόμη να μειώσουν την ανθρακική ένταση (carbon intensity), δηλαδή τις εκπομπές CO2 ανά μονάδα ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος) [40].

Στην πρώτη περίοδο υποβολής των ΕΣΚ παρατηρήθηκε η πρακτική κατανομής πολύ μεγάλης ποσότητας Δικαιωμάτων (cap), γεγονός που οδήγησε σε προβλήματα στη λειτουργία του ΣΕΔΕ, εφόσον η απαίτηση για σπανιότητα (scarcity) των Δικαιωμάτων εκπομπών δεν έγινε σεβαστή. Κατά τη δεύτερη περίοδο, ορισμένα κράτη-μέλη πρέπει να κατανείμουν μικρότερες ποσότητες Δικαιωμάτων [40].

Τα κράτη-μέλη που δυσκολεύονται να επιτύχουν τους στόχους τους θα έπρεπε να μειώσουν την ποσότητα των κατανεμητέων Δικαιωμάτων και να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα στους τομείς που δε συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ, κυρίως αγοράζοντας Δικαιώματα σε κρατικό επίπεδο [40].

Στον παρακάτω πίνακα [40] φαίνεται η συμμετοχή των τομέων του ΣΕΔΕ εκφρασμένη κατά την πρώτη περίοδο κατανομής σε σχέση με τις πραγματικές εκπομπές του 2003, που ανέρχεται στο 45% περίπου, επομένως για να καλύψουν την ποσοστιαία συμβολή τους στη μείωση των εκπομπών θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 6%. Σε περίπτωση που το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια στους τομείς εκτός ΣΕΔΕ.

Πίνακας 4.2: Η συμμετοχή των τομέων ΣΕΔΕ στο σύνολο των πραγματικών εκπομπών του 2003.

| Κράτος-μέλος | Εθνικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2003 | Μέσες επιτρεπτές ετήσιες εκπομπές 2008-2012 σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο | Ποσοστό κατά ΣΕΔΕ % | CAP για την πρώτη φάση 05-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αυστρία | 91,6 | 68,3 | 36 | 33 |
| Βέλγιο | 147,7 | 135,8 | 42,6 | 62,9 |
| Κύπρος | 9,2 | - | 62 | 5,7 |
| Τσεχία | 145,4 | 176,8 | 67,1 | 97,6 |
| Δανία | 74 | 55 | 45,3 | 33,5 |
| Εσθονία | 21,4 | 40 | 88,6 | 19 |
| Φινλανδία | 85,5 | 70,4 | 53,2 | 45,5 |
| Γαλλία | 557,2 | 568 | 28,1 | 156,5 |
| Γερμανία | 1017,5 | 986,1 | 49 | 499 |
| Ελλάδα | 137,6 | 139,6 | 54,1 | 74,4 |
| Ουγγαρία | 83,2 | 114,3 | 37,6 | 31,3 |
| Ιρλανδία | 67,6 | 61 | 33 | 22,3 |
| Ιταλία | 569,8 | 477,2 | 40,8 | 232,5 |
| Λετονία | 10,5 | 23,3 | 43,4 | 4,6 |
| Λιθουανία | 17,2 | 46,9 | 71,2 | 12,3 |
| Λουξεμβούργο | 11,3 | 9,2 | 29,8 | 3,4 |
| Μάλτα | 2,9 | - | - | 2,9 |
| Ολλανδία | 214,8 | 200,3 | 44,4 | 95,3 |
| Πολωνία | 384 | 531,3 | 62,3 | 239,1 |
| Πορτογαλία | 81,2 | 75,4 | 47 | 38,2 |
| Σλοβακία | 51,7 | 66 | 59 | 30,5 |
| Σλοβενία | 19,8 | 18,8 | 44,3 | 8,8 |
| Ισπανία | 402,3 | 329 | 43,4 | 174,4 |
| Σουηδία | 70,6 | 75,2 | 32,5 | 22,9 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 651,1 | 657,4 | 37,7 | 245,3 |
| Σύνολο |  |  |  | 2190,8 |

Το κριτήριο για την έγκριση των ΕΣΚ που δεν εφαρμόστηκε στην πρώτη περίοδο υποβολής αφορά στον καθορισμό της μέγιστης ποσότητας CERs και ERUs που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες στο ΣΕΔΕ για να επιτύχουν τους στόχους τους. Το κριτήριο αυτό δηλώνει ότι το καθορισθέν ποσοστό πρέπει να συμφωνεί με τις συμπληρωματικές υποχρεώσεις του κράτους-μέλους στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο και της Συνθήκης-Πλαίσιο. Στις συμφωνίες του Μαρακές ορίζεται ότι η χρήση των ΜΚΑ και ΚΥ πρέπει να είναι επιπρόσθετη στις εγχώριες προσπάθειες για μείωση των εκπομπών, χωρίς να προσδιορίζεται ποσοτικά. Το κάθε κράτος-μέλος ορίζει το ποσοστό αυτό στο αντίστοιχο ΕΣΚ [40].

Για την κατανομή των Δικαιωμάτων εκπομπής σε δεύτερη φάση, δε θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές εκπομπές της πρώτης φάσης, γιατί αυτό θα έφερνε σε δυσχερέστερη θέση τις εγκαταστάσεις που μείωσαν σημαντικά τις εκπομπές τους με τεχνολογικές βελτιώσεις. Επίσης, τα ΕΣΚ δεύτερης φάσης θα έπρεπε να είναι απλούστερα από τα πρώτα, ώστε να είναι πιο διαφανή και να μειώνουν τα διεκπεραιωτικά έξοδα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων [40].

Ο καθορισμός συγκεκριμένης τιμής για Δικαιώματα Εκπομπών (benchmarking) δε θα έπρεπε να ενθαρρύνεται κατά τη δεύτερη φάση υποβολής ΕΣΚ, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να βάλουν σε πλειστηριασμό ένα ποσοστό μέχρι και 10% των Δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανείμουν, ενώ θα έπρεπε να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στη δημόσια διαβούλευση των ΕΣΚ, μέσω της έγκαιρης υποβολής και δημοσίευσής τους [40].

Ως προθεσμία υποβολής των ΕΣΚ δεύτερης φάσης ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2006 [51], ενώ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2006 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η τελική κατανομή Δικαιωμάτων. Εν όψει της δεύτερης φάσης κατανομής Δικαιωμάτων, οι υπόχρεες εγκαταστάσεις σε πολλές χώρες ζητούν είτε την αναβολή του ΣΕΔΕ είτε την κατανομή περισσότερων Δικαιωμάτων, ενώ για την επίτευξη του στόχου των χωρών της ΕΕ-15 είναι απαραίτητο να κατανεμηθούν λιγότερα Δικαιώματα στην επόμενη φάση [40]. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την πρόθεση να ζητήσει να μειωθούν οι κατανεμηθείσες ποσότητες Δικαιωμάτων για τη δεύτερη φάση λειτουργίας του ΣΕΔΕ κατά περισσότερο από 6%, εφόσον παρατηρήθηκαν πολλές περιπτώσεις υπερ-κατανομής EUAs σε διάφορες χώρες, γεγονός που οδήγησε στην κατακόρυφη πτώση της τιμής του EUA στις αρχές του Μαΐου 2006 [52]. Στον Πίνακα 4.3 [53] φαίνεται η διαφορά κατανεμημένων Δικαιωμάτων και πραγματικών εκπομπών για κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ.

Μία πιθανή λύση για την πρακτική της υπερ-κατανομής Δικαιωμάτων θα μπορούσε να είναι η διεύρυνση του ποσοστού των Δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό και δεν κατανέμονται δωρεάν. Με αυτόν τον τρόπο, θα δίνονταν περισσότερα κίνητρα για τη σωστή διαχείριση των Δικαιωμάτων εκ μέρους των υπόχρεων εγκαταστάσεων [58].

Πίνακας 4.3: Περιπτώσεις υπερ-κατανομής EUAs

| Κράτος-μέλος | Κατανεμημένα Δικαιώματα 2005 (Mt CO2 eq) | Εκπομπές 2005 (Mt CO2 eq) | Επιπλέον EUA (mill) |
| --- | --- | --- | --- |
| Αυστρία | 32,4 | - | - |
| Βέλγιο | 59,5 | - | - |
| Βαλονία | 25,9 | 22 | 3,9 |
| Κύπρος | 5,7 | - | - |
| Τσεχία | 97,1 | 83 | 14,1 |
| Δανία | 36,9 | - | - |
| Εσθονία | 16,7 | 12,6 | 4,1 |
| Φινλανδία | 44,1 | - | - |
| Γαλλία | 150,8 | 132,8 | 18 |
| Γερμανία | 496 | - | - |
| Ελλάδα | 71,3 | - | - |
| Ουγγαρία | 28,3 | - | - |
| Ιρλανδία | 21,7 | - | - |
| Ιταλία | 216,8 | - | - |
| Λετονία | 4,1 | - | - |
| Λιθουανία | 13,8 | - | - |
| Λουξεμβούργο | 3,1 | - | - |
| Μάλτα | 2,9 | - | - |
| Ολλανδία | 86,5 | 80,4 | 6,1 |
| Πολωνία | 246,3 | - | - |
| Πορτογαλία | 36,9 | - | - |
| Σλοβακία | 30,3 | - | - |
| Σλοβενία | 9,1 | - | - |
| Ισπανία | 172,3 | 183,2 | -10,9 |
| Σουηδία | 21,1 | - | - |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 205,9 | - | - |
| Σύνολο | 2109,5 |  | 35,7 |

4.5.	Τα χρηματιστήρια Δικαιωμάτων εκπομπών εντός του ΣΕΔΕ

Η λειτουργία του ΣΕΔΕ είχε ως συνέπεια τη δημιουργία χρηματιστηρίων Δικαιωμάτων Εκπομπών για τη διευκόλυνση των σχετικών συναλλαγών. Τα χρηματιστήρια που ασχολούνται με την Εμπορία Εκπομπών είναι στην πλειοψηφία τους προϋπάρχοντα χρηματιστήρια κρατών-μελών (Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Σκανδιναβικές Χώρες), στα οποία γίνονται συναλλαγές σχετικές με ενεργειακά προϊόντα. Γενικά, προσφέρουν υπηρεσίες άμεσων χρηματιστηριακών  συναλλαγών (spot market), πλειστηριασμών (auctions), συμψηφισμού (clearing) συναλλαγών εκτός χρηματιστηρίου (over the counter clearing- OTC Clearing), συμψηφισμού διμερών συμβολαίων (bilateral clearing), συμψηφισμού συμβολαίων εντός χρηματιστηρίου, αγοράς προθεσμιακών συναλλαγών (futures) και αγοράς forwards.

4.5.1.	EEX (European Energy Exchange)

Το ΕΕΧ είναι το ενεργειακό χρηματιστήριο της Γερμανίας με έδρα τη Λειψία. Οι εταιρίες που προϋπήρχαν του ΕΕΧ είναι το ενεργειακό χρηματιστήριο της Λειψίας (LPX), με έδρα τη Λειψία και το ευρωπαϊκό ενεργειακό χρηματιστήριο με έδρα τη Φρανκφούρτη. Τα δύο χρηματιστήρια και οι υποστηρικτικές τους υπηρεσίες συνενώθηκαν το 2002.

Το σημείο εκκίνησης του ΕΕΧ είναι η λειτουργία του γερμανικού ενεργειακού χρηματιστηρίου. Από το καλοκαίρι του 2000 ιδρύθηκε η αγορά spot. Η αγορά πλειστηριασμών παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης προσφορών αγοράς και πώλησης. Το ΕΕΧ παρέχει επίσης υπηρεσίες προθεσμιακών συναλλαγών (futures), ενώ στο μέλλον θα παρέχει και υπηρεσίες συναλλαγών εκτός χρηματιστηρίου (OTC) [41].

To EEX αναμενόταν να κυριαρχήσει στην ευρωπαϊκή αγορά Δικαιωμάτων εκπομπών, εξαιτίας της εμπειρίας του ως ενεργειακό χρηματιστήριο της Γερμανίας. Ωστόσο, διεκπεραιώνει μικρό αριθμό συναλλαγών, τόσο γιατί οι γερμανικές εταιρίες προτιμούν να συναλλάσσονται σε άλλα χρηματιστήρια, όσο και γιατί η εμπορία Δικαιωμάτων εκπομπών δε συμπεριλαμβανόταν στις προτεραιότητες του ΕΕΧ.

4.5.2.	Nord Pool

Το Nord Pool ξεκίνησε το 1996, ως το πρώτο πολυεθνικό ενεργειακό χρηματιστήριο, δραστηριοποιούμενο στις ενεργειακές αγορές της Νορβηγίας και της Σουηδίας. To 1997 εισήχθησαν συμβόλαια forward και υπηρεσίες clearing εντός του χρηματιστηρίου, OTC και διμερών συμβολαίων. Η Φινλανδία συμμετέχει στο Nord Pool από το 1998, ενώ η Δανία από το 2000. Οι δραστηριότητες spot του Nord Pool οργανώνονται σε ξεχωριστή εταιρία, τη Nord Pool Spot AS, την κυριότητα της οποίας κατέχουν από κοινού οι διαχειριστές των συστημάτων διανομής ενέργειας των σκανδιναβικών χωρών και η Nord Pool ASA.

Το Φεβρουάριο του 2005, το Nord Pool έγινε το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο που ασχολήθηκε με την εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών (EUAs). Ο συσσωρευμένος όγκος Δικαιωμάτων που υπήρξαν προϊόντα αγοραπωλησίας στη χρηματιστηριακή αγορά του Nord Pool αυξήθηκε κατά 33% μέσα στο χρόνο [42].

4.5.3.	European Climate Exchange Carbon Finanacial Instruments (ECX CFI)

Το ECX CFI είναι μία επιμέρους εταιρία του CCX (Chicago Climate Exchange), ενός αυτορυθμιζόμενου χρηματιστηρίου που διοικεί μία πολυεθνική αγορά για τη μείωση και την Εμπορία Εκπομπών CO2.

Το ECX CFI είναι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο εκπομπών που λειτουργεί εντός του ΣΕΔΕ, στο οποίο πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών EUAs σε σχέση με τα υπόλοιπα χρηματιστήρια. Το ECX/ICE (International Carbon Exchange) Futures είναι η πιο ρευστή, πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για Εμπορία Εκπομπών, με μόνιμα (standard) συμβόλαια και εγγυήσεις clearing που παρέχει η LCH Clearnet, η εταιρία clearing του ECX CFI.

H ECX και η ICE Futures συνεργάζονται στενά. Η ECX διαχειρίζεται το marketing  των ECX CFIs και η ICE Futures διατηρεί τις λίστες και εμπορεύεται τα συμβόλαια CO2 σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι αγοραπωλησίες που εκτελούνται στο ECX CFI [43].

4.5.4.	Powernext Carbon

Η εταιρία Powernext SA ιδρύθηκε το 2001 ως όμιλος συμμετοχών μεγάλων γαλλικών  και βελγικών τραπεζών και ενεργειακών εταιριών (BNP-Paribas, ELIA, EDF, Electrabel, RTE, Societé Générale, TotalFinalElf) με πρωτοβουλία του Euronext. Η εταιρία  Powernext είναι μία επενδυτική εταιρία που διαχειρίζεται μία οργανωμένη αγορά.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι Powernext Day-ahead, Powernext Futures, Powernext Carbon και Powernext weather. Το Powernext Carbon  είναι μία αγορά spot Δικαιωμάτων εκπομπής CO2. Αυτό το μοντέλο αγοράς είναι προϊόν της συνεργασίας μεταξύ του Powernext, του Euronext και του γαλλικού Caisse des Depôts. Το Powernext Carbon αριθμεί περίπου σαράντα μέλη, ενώ 4,5 εκατομμύρια τόνοι CO2 ανταλλάχτηκαν το 2005 (η αγορά ξεκίνησε να λειτουργεί στις 24 Ιουνίου 2005). Χάρη στις επιδόσεις του, το Powernext είναι η αγορά Δικαιωμάτων εκπομπής που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ρευστότητα στην Ευρώπη [44].

4.5.5.	EXAA (Energy Exchange Austria)

Το ΕΧΑΑ, με έδρα το Γκρατς της Αυστρίας, είναι το αυστριακό ενεργειακό χρηματιστήριο, στο οποίο μέτοχοι είναι το χρηματιστήριο της Βιέννης και οι εταιρίες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συναλλάσσονται μέσω του Διαδικτύου. Το ΕΧΑΑ είναι διαθέσιμο σε όλες τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού. Οι υπηρεσίες spot εισήχθησαν στο ΕΧΑΑ το 2002, με πρωταρχικό σκοπό τη διαφανή οργάνωση της αυστριακής ενεργειακής αγοράς.

Το ΕΧΑΑ επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό του με ένα περιβαλλοντικό προϊόν, τα Πιστοποιητικά Εκπομπής CO2. Σύμφωνα με τον αυστριακό νόμο για τα  Πιστοποιητικά Εκπομπής CO2, τα Δικαιώματα Εκπομπής CO2 θεωρούνται αγαθά που μπορούν να αποτελέσουν προϊόντα αγοραπωλησίας στο ΕΧΑΑ.

Οι συναλλαγές στο ΕΧΑΑ γίνονται σύμφωνα με την αρχή ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι πωλητές και αγοραστές ταυτόχρονα. Τις ημέρες που διεξάγονται συναλλαγές, μία φορά την εβδομάδα, γίνεται πλειστηριασμός σε ορισμένη ώρα. Οι συμμετέχοντες πληροφορούνται αμέσως μετά το πέρας του πλειστηριασμού για τις τελικές τιμές που προέκυψαν και για τα Δικαιώματα που είναι δυνατόν να τους παραχωρηθούν. Παρέχονται επίσης και υπηρεσίες Clearing για συναλλαγές Δικαιωμάτων Εκπομπών.

Στο ΕΧΑΑ επιτελείται μικρός όγκος συναλλαγών σχετικών με Δικαιώματα Εκπομπών[45].

    - New Values

Το New Values είναι ένα χρηματιστήριο εκπομπών μικρής δυναμικότητας, που διευκολύνει την εμπορία εκπομπών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Είναι μέλος της κοινοπραξίας Climex, η οποία παρέχει μία πανευρωπαϊκή αγορά spot για Πιστοποιητικά Εκπομπών CO2 εντός του ΣΕΔΕ. Το New Values παρέχει υπηρεσίες εμπορίας spot EUAs και πλειστηριασμών CERs που προκύπτουν από έργα ΜΚΑ [49].

Πίνακας 4.4: Τα χρηματιστήρια εκπομπών εντός ΣΕΔΕ και οι υπηρεσίες τους

|  | Spot Market | Auctions | OTC Clearing | Bilateral Clearing | Exchange Clearing | Forwards | Futures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEX | X | X | X |  |  |  | X |
| Nord Pool | X | X | X | X | X | X |  |
| ECX |  |  | X |  |  |  | X |
| Powernext | X |  |  |  |  |  | X |
| EXAA | X | X |  |  | X |  |  |
| New Values | X | X |  |  |  |  |  |

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

  - Η δημιουργία της Αγοράς

Η Αγορά εκπομπών CO2 στα πλαίσια του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε στη βάση μίας πολιτικής απόφασης των κρατών-μελών της ΕΕ για την αξιοποίηση των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Είναι επομένως σαφές ότι οι πολιτικές αποφάσεις και τα πολιτικά γεγονότα που σχετίζονται με την Εμπορία Εκπομπών καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία και την εξέλιξη της Αγοράς, η οποία θα εξεταστεί υπό αυτό το πρίσμα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία και τη λειτουργία μίας αγοράς είναι η ύπαρξη του σχετικού αγαθού, η ανταλλαγή ορισμένων όγκων του αγαθού αυτού και η απόδοση μίας αξίας στο αγαθό αυτό σε κάθε χρονική στιγμή. Στην προκειμένη περίπτωση, το αγαθό που αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης και ανταλλαγής στην Αγορά είναι το Δικαίωμα Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Allowance- EUA).

Η Αγορά άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2005, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του ΣΕΔΕ. Αρχικά, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονταν μόνο σε οίκους διαμεσολαβητών (broker houses), έως το Φεβρουάριο του 2005, όταν το ενεργειακό χρηματιστήριο Nord Pool προσέφερε υπηρεσίες σχετικές με αγοραπωλησίες EUAs. Το Μάρτιο του 2005, το γερμανικό ενεργειακό χρηματιστήριο EEX εισήχθη στην αγορά CO2 [41]. Στο χρηματιστήριο ECX, το πρώτο συμβόλαιο αγοραπωλησίας EUAs έγινε στις 22 Απριλίου 2005, και από τότε το ECX κυριαρχεί στην Αγορά [43]. Τα ενεργειακά χρηματιστήρια Powernext [44] και EXAA [41] ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στον τομέα των EUAs στις 24 και στις 28 Ιουνίου του 2005 αντίστοιχα. Τέλος, το ολλανδικό ενεργειακό χρηματιστήριο New Values άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2005 [49].

Εικόνα 5.1: Χρονολογική σειρά έναρξης λειτουργίας χρηματιστηρίων EUA

Κατά τους πρώτους μήνες του 2005, όταν η Αγορά ήταν ακόμα στις αρχές, οι όγκοι και οι τιμές των EUAs στα επιμέρους χρηματιστήρια κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα. Το καλοκαίρι του 2005 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στους όγκους και τις τιμές EUA, ως συνέπεια ωρίμανσης της Αγοράς. Οι συνολικοί όγκοι EUA που διαπραγματεύθηκαν σε χρηματιστήρια και OTC φαίνονται στην Εικόνα 5.2 [61]. Τον Ιανουάριο του 2005 οι όγκοι βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο παρατηρείται αύξηση, ως συνέπεια της έναρξης λειτουργίας των EEX και ECX. Το καλοκαίρι του 2005 η αύξηση συνεχίζεται, σχετιζόμενη με τη λειτουργία των Powernext και EXAA, αλλά και με την ωρίμανση της Αγοράς. Μετά από μικρή πτώση το φθινόπωρο του 2005, η ανοδική πορεία συνεχίζεται το 2006, και το Μάιο του 2006 φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Εικόνα 5.2: Όγκοι EUA ανά μήνα

Στην Εικόνα 5.3 παρατηρούμε την εξέλιξη της spot τιμής που έλαβε το EUA κατά το 2005 και το 2006 στο χρηματιστήριο EEX [62] σε συνδυασμό με τα σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν την πορεία της τιμής [63]. Οι παράγοντες που είχαν σημαντική επίδραση σε περιόδους ανόδου και πτώσης της τιμής του EUA είναι κυρίως οι τιμές των καυσίμων (πετρελαίου και φυσικού αερίου), οι καιρικές συνθήκες και οι πολιτικές εξελίξεις στα πλαίσια του ΣΕΔΕ. Γενικά, άνοδος των τιμών των καυσίμων επιφέρει άνοδο της τιμής του EUA και το αντίστροφο. Οι καιρικές συνθήκες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Σε περιόδους κακοκαιρίας, αυξάνεται η ζήτηση καυσίμων για θέρμανση, αυξάνεται επομένως και η τιμή τους. Η κάθετη πτώση στην τιμή του EUA κατά τον Απρίλιο και το Μάιο του 2006 είναι ετεροχρονισμένη απόρροια πολιτικών αποφάσεων. Από τον Απρίλιο του 2006 άρχισαν να ανακοινώνονται σταδιακά τα αποτελέσματα των υπολογισμών των επαληθευμένων εκπομπών στις χώρες-μέλη της ΕΕ για το 2005. Σε πολλές χώρες διαπιστώθηκε ότι οι πραγματικές εκπομπές ήταν μικρότερες από τα Δικαιώματα που είχαν κατανεμηθεί δημιουργώντας έτσι την εικόνα πλεονάσματος Δικαιωμάτων στην αγορά με αποτέλεσμα την πτώση της τιμής τους. Η διαφορά αυτή αποδόθηκε αφενός μεν στην μείωση εκπομπών από τις υπόχρεες εγκαταστάσεις το 2005 ώστε να επωφεληθούν πουλώντας Δικαιώματα αφετέρου δε στην υπερκατανομή Δικαιωμάτων στην οποία είχαν προχωρήσει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατά την σύνταξη των ΕΣΚ της πρώτης φάσης. Τη ίδια περίοδο, οι όγκοι που διακινήθηκαν σε χρηματιστήρια και OTC σημείωσαν μεγάλη άνοδο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.2, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας για το μέλλον της Αγοράς στην πρώτη φάση.

Εικόνα 5.3: Τιμή EUA και σημαντικά γεγονότα

Στην Εικόνα 5.4 φαίνονται οι συνολικοί Όγκοι EUA που διακινήθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2005 έως και τον Ιούνιο του 2006, καθώς και τι μέρος από τις αγοραπωλησίες έγινε στα χρηματιστήρια (spot και προθεσμιακά συμβόλαια) και OTC [63]. Η πλειοψηφία των συναλλαγών είναι OTC, ενώ το ποσοστό συναλλαγών στα χρηματιστήρια αυξάνει μέσα στο 2006, γεγονός που αναδεικνύει την ωρίμανση της Αγοράς.

Εικόνα 5.4: Όγκοι EUA σε χρηματιστήρια και OTC

Η εξέλιξη των όγκων EUA στα τέσσερα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους φαίνεται στις Εικόνες 5.5-5.8 [41-44].

Εικόνα 5.5: Όγκοι στο EEX

Το EEX παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την εμπορία EUA (spot, προθεσμιακά συμβόλαια, OTC) από τις 9 Μαρτίου 2005. Μέχρι τον Ιούνιο του 2005 οι όγκοι του EEX ήταν πολύ μικροί, ενώ από το καλοκαίρι του 2005 άρχισαν να αυξάνονται. Το 2006, η παρατηρούμενη δραστηριότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, και κορυφώνεται δύο φορές, μία το Δεκέμβριο του 2005 και μία το Μάιο του 2006. Στο EEX εκτελείται μικρό μέρος από τις αγοραπωλησίες EUA. Ο τομέας των Δικαιωμάτων Εκπομπών δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα στη στρατηγική του EEX., και οι γερμανικές επιχειρήσεις προτιμούν να συναλλάσσονται σε άλλα χρηματιστήρια.

Εικόνα 5.6: Όγκοι στο ECX

Στην Εικόνα 5.6 φαίνονται οι όγκοι που διαπραγματεύθηκαν στο ενεργειακό χρηματιστήριο ECX. Το ECX προσφέρει προθεσμιακά συμβόλαια και όχι υπηρεσίες spot συναλλαγών και αποτελεί το κυρίαρχο χρηματιστήριο όσον αφορά τον όγκο των διακινούμενων Δικαιωμάτων. Λειτουργεί από τις 22 Απριλίου 2005. Η πρώτη μεγάλη αύξηση στους διακινούμενους όγκους παρατηρείται και εδώ το καλοκαίρι του 2005, ενώ οι δύο αιχμές εντοπίζονται το Δεκέμβριο του 2005 και το Μάιο του 2006.

Οι όγκοι που έχουν διακινηθεί στο Nord Pool, το ενεργειακό χρηματιστήριο των σκανδιναβικών χωρών, φαίνονται στην Εικόνα 5.7. Το Nord Pool παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την εμπορία EUAs από το Φεβρουάριο του 2005, νωρίτερα από τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο από πλευράς διακινούμενων όγκων.

Εικόνα 5.7: Όγκοι στο Nord Pool

Στην Εικόνα 5.8 φαίνονται οι όγκοι που διακινήθηκαν στο χρηματιστήριο EUA Powernext της Γαλλίας, το οποίο λειτουργεί από τις 24 Ιουνίου 2005, και αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο χρηματιστήριο από πλευράς διακινούμενων όγκων.

Εικόνα 5.8: Όγκοι στο Powernext

Στην Εικόνα 5.9 φαίνεται η εξέλιξη της τιμής του EUA σε συναλλαγές spot στο χρηματιστήριο EEX. Η τιμή αυξάνει σταθερά μέχρι τον Ιούνιο του 2005, όπου παρατηρείται απότομη άνοδος. Τον Ιούλιο παρατηρείται απότομη πτώση, αλλά η τιμή σταθεροποιείται σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που παρουσίαζε πριν την άνοδό της. Μικρή αύξηση παρατηρείται τον Ιανουάριο και στις αρχές Απριλίου του 2006, ενώ στα τέλη Απριλίου παρατηρείται απότομη πτώση, η οποία οφείλεται στην ανακοίνωση των συνολικών εκπομπών των χωρών-μελών της ΕΕ που ήταν λιγότερες από τις αναμενόμενες και από τις κατανεμηθείσες ποσότητες Δικαιωμάτων. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Αγορά σε μεγάλη αβεβαιότητα, η οποία έγινε εμφανής με μεγάλη κινητικότητα στους διακινούμενους όγκους και με κάθετη πτώση της τιμής του EUA. Ωστόσο, στα τέλη Μαΐου του 2006 παρατηρήθηκε μικρή ανάκαμψη και στις αρχές Ιουνίου μικρή πτώση και σταθεροποίηση σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που προέκυψαν στις αρχές Μαΐου 2006. Στην Εικόνα 5.10 φαίνεται η εξέλιξη της μέσης τιμής του EUA ανά μήνα από το Μάρτιο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2006 [62].

Εικόνα 5.9: Τιμές EUA από EEX

Εικόνα 5.10: Μέση τιμή EUA ανά μήνα από EEX

  - Χαρακτηριστικά της Αγοράς

Η Αγορά Δικαιωμάτων Εκπομπών, όπως και κάθε αγορά αγαθών, μπορεί να αναλυθεί και να χαρακτηρισθεί με χρήση ορισμένων δεικτών και μεγεθών. Η παρακάτω ανάλυση αναδεικνύει μεγέθη που είναι κοινά σε όλες τις αγορές, όπως η τυπική απόκλιση, και άλλα που αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αγοράς Δικαιωμάτων Εκπομπών, όπως το επίπεδο μετάβασης (switch level).

    - Ρίσκο ή αβεβαιότητα

Το ρίσκο ή αβεβαιότητα στην Αγορά εκφράζεται από την τυπική απόκλιση (standard deviation) που παρουσιάζουν οι τιμές του αγαθού σε μία χρονική περίοδο. Στη Στατιστική, η τυπική απόκλιση είναι το μέτρο της μέσης απόστασης των τιμών σε ένα σύνολο τιμών από τη μέση τιμή του συνόλου. Όσο μεγαλύτερες τιμές λαμβάνει η τυπική απόκλιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα στην Αγορά, και κατά συνέπεια και το ρίσκο [64]. Στις Εικόνες 5.11-5.13 φαίνεται η τυπική απόκλιση των τιμών spot του EUA ανά μήνα, τετράμηνο και εξάμηνο αντίστοιχα.

Εικόνα 5.11: Τυπική απόκλιση της τιμής EUA ανά μήνα

Σε περιόδους απότομης ανόδου ή πτώσης της τιμής (Ιούνιος-Ιούλιος 2005, Μάιος-Ιούνιος 2006) παρατηρούνται ιδιαίτερα αυξημένες τιμές τυπικής απόκλισης, το ρίσκο είναι κατά συνέπεια μεγάλο. Οι δύο κορυφές που παρουσιάζει η τυπική απόκλιση αντιστοιχούν στη μεγάλη άνοδο του Ιουνίου 2005 και στη μεγάλη πτώση του Μαΐου 2006. Στις περιόδους σχετικής σταθερότητας των τιμών, τυπική απόκλιση και ρίσκο βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Μία τέτοια περίοδος εντοπίζεται από τον Αύγουστο ως το Δεκέμβριο του 2005, όταν η Αγορά βρισκόταν σε φάση ωρίμανσης. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται και στις Εικόνες 5.12 και 5.13, που είναι τα διαγράμματα της τυπικής απόκλισης ανά τετράμηνο και ανά εξάμηνο.

Εικόνα 5.12: Τυπική απόκλιση της τιμής EUA ανά τετράμηνο

Εικόνα 5.13: Τυπική απόκλιση της τιμής EUA ανά εξάμηνο

Στην Εικόνα 5.13, η αρχική τυπική απόκλιση είναι μεγάλη, και αντιστοιχεί στην αβεβαιότητα της Αγοράς κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της. Στη συνέχεια, η τιμή της τυπικής απόκλισης μειώνεται αισθητά, στη φάση ωρίμανσης της αγοράς (Σεπτέμβριος 2005- Φεβρουάριος 2006), για να λάβει πάλι υψηλές τιμές το Μάιο του 2006.

    - Όγκοι EUA

Η εξέλιξη των όγκων EUA που διακινούνται στα χρηματιστήρια και στους οίκους διαμεσολαβητών (broker houses) που προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών OTC αναδεικνύουν το μέγεθος της Αγοράς και την ανταπόκριση που βρίσκει στο χώρο της Οικονομίας ως εργαλείο μείωσης των εκπομπών. Όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 5.1, στην αρχή της λειτουργίας της Αγοράς Δικαιωμάτων εκπομπής, οι όγκοι EUAs που διακινήθηκαν ήταν πολύ μικροί και άρχισαν να αυξάνονται μετά από το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας της Αγοράς. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών γίνεται OTC, είτε σε broker houses είτε από αντίστοιχες υπηρεσίες ενεργειακών χρηματιστηρίων. Το μικρότερο ποσοστό γίνεται στα χρηματιστήρια, σε αγορές spot και προθεσμιακών συμβολαίων. Οι συναλλαγές OTC αποτελούν την πλειοψηφία μέχρι και τον Ιούνιο του 2006, ενώ το ποσοστό συναλλαγών στα χρηματιστήρια αυξάνει μέχρι το Φεβρουάριο του 2006 και στη συνέχεια μειώνεται, αλλά παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από τα αρχικά. Το γεγονός ότι τα χρηματιστήρια κερδίζουν την εμπιστοσύνη των συναλλασσόμενων αναδεικνύει ότι η Αγορά είναι σε φάση ωρίμανσης. Στον Πίνακα 5.1 φαίνονται τα ποσοστά των συναλλαγών ανά μήνα που έγιναν σε OTC και χρηματιστήρια από το Σεπτέμβριο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2006 [63].

Πίνακας 5.1: Ποσοστά όγκων σε OTC και σε χρηματιστήρια

| Μήνας | OTC % | Χρηματιστήρια % |
| --- | --- | --- |
| 9.05 | 82,43 | 17,57 |
| 10.05 | 85,59 | 14,41 |
| 11.05 | 82,03 | 17,97 |
| 12.05 | 83,08 | 16,92 |
| 1.06 | 72,85 | 28,33 |
| 2.06 | 64,42 | 35,58 |
| 3.06 | 75,19 | 24,81 |
| 4.06 | 75,26 | 24,74 |
| 5.06 | 75,14 | 24,86 |
| 6.06 | 77,31 | 22,22 |

    - Contango-Backwardation

Η αγορά ενός αγαθού βρίσκεται σε κατάσταση contango όταν η παρούσα τιμή του αγαθού είναι χαμηλότερη της μελλοντικής του τιμής, όπως αυτή εκφράζεται από τα προθεσμιακά συμβόλαια. Σε αντίθετη περίπτωση, η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση backwardation. Το κατά πόσον μία αγορά είναι contango ή backwardation αποτελεί δείκτη της εμπιστοσύνης των συναλλασσόμενων στην αγορά, δηλαδή κατά πόσο αναμένεται να αυξηθεί ή όχι η τιμή του αγαθού [64].

Η Αγορά Δικαιωμάτων εκπομπών παρουσίαζε στοχαστικές εναλλαγές contango και backwardation κατά το 2005 [62] όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.14, στο διάγραμμα της οποίας η τιμή 1 αντιστοιχεί σε κατάσταση contango και η τιμή –1 σε κατάσταση backwardation. Οι εναλλαγές αυτές αναδεικνύουν ότι η Αγορά το 2005 αναζητούσε συγκεκριμένη τάση.

Εικόνα 5.14: Contango- Backwardation μεταξύ τιμής spot 05 και συμβολαίου Δεκ 05

Ως προς το προθεσμιακό συμβόλαιο του Δεκεμβρίου 2008 [62], δηλαδή ως προς τη δεύτερη φάση του ΣΕΔΕ, το 2005 ήταν γενικά σε κατάσταση backwardation, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.15. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το 2005 το μέλλον της Αγοράς κρινόταν ιδιαίτερα αβέβαιο από τους συναλλασσόμενους σε αυτή.

Εικόνα 5.15: Contango- Backwardation μεταξύ τιμής spot 05 και συμβολαίου Δεκ 08

Οι τιμές spot του EUA για το 2005 και οι τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων του Δεκεμβρίου 2005, από τις οποίες προέκυψε η Εικόνα 5.16, φαίνονται στην Εικόνα 5.15. Στα σημεία όπου η γραμμή της τιμής spot (μπλε γραμμή) υπερβαίνει τη γραμμή του προθεσμιακού Δεκεμβρίου του 2005 (ροζ γραμμή) η Αγορά είναι σε κατάσταση backwardation. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι σε κατάσταση contango.

Εικόνα 5.16: Τιμή spot EUA και προθεσμιακού Δεκεμβρίου 2005

Το 2006, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική, και η Αγορά έδειξε σημάδια ωρίμανσης και εμπιστοσύνης από την πλευρά των συναλλασσόμενων. Στην Εικόνα 5.17 φαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2006 η Αγορά ήταν σε κατάσταση contango. Ακόμη και το Μάιο, όταν η τιμή του EUA έπεσε απότομα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, η εμπιστοσύνη στην Αγορά διατηρήθηκε. Στην Εικόνα 5.18 παρατηρείται ότι οι εναλλαγές contango- backwardation για τις τιμές spot του 2006 ως προς το προθεσμιακό συμβόλαιο του Δεκεμβρίου 2008 [62] είναι πιο μακριές και τείνουν να σταθεροποιηθούν σε κατάσταση contango, εκφράζεται επομένως εμπιστοσύνη στην Αγορά και ως προς τη δεύτερη φάση του ΣΕΔΕ, θεωρείται δηλαδή ότι κατά τη δεύτερη φάση δε θα υπάρξει σε καμία περίπτωση πλεόνασμα Δικαιωμάτων. Τέλος, στην Εικόνα 5.19 φαίνονται η τιμή spot για το 2006 και η τιμή του προθεσμιακού συμβολαίου του Δεκεμβρίου 2006. Η γραμμή του προθεσμιακού συμβολαίου του Δεκεμβρίου 2006 (ροζ γραμμή) υπερβαίνει πάντα τη γραμμή της τιμής spot 2006 (κατάσταση contango).

Η διατηρούμενη κατά το 2006 κατάσταση contango μεταξύ των τιμών spot και του συμβολαίου του Δεκεμβρίου 2006, αναδεικνύει ότι οι συναλλασσόμενοι θεωρούν κατά το 2006 ότι η ζήτηση, το κόστος και η σπανιότητα των EUA αναμένεται να αυξηθούν, και να οδηγήσουν σε άνοδο την τιμή του EUA.

Εικόνα 5.17: Contango- Backwardation μεταξύ τιμής spot 06 και συμβολαίου Δεκ 06

Εικόνα 5.18: Contango- Backwardation μεταξύ τιμής spot 06 και συμβολαίου Δεκ 08

Εικόνα 5.19: Τιμή spot EUA και προθεσμιακού Δεκεμβρίου 2006

    - Τεχνική Ανάλυση

Ο όρος Τεχνική Ανάλυση (Technical Analysis) αναφέρεται στη χρήση μαθηματικών μοντέλων που εφαρμόζονται σε δεδομένα όπως οι όγκοι και οι τιμές ενός αγαθού για να γίνουν προβλέψεις σχετικά με τις τάσεις των τιμών. Η Τεχνική Ανάλυση χρησιμοποιεί δεδομένα του παρελθόντος για να προβλέψει τη μελλοντική εξέλιξη ή τάση (trend) μίας τιμής [64].

Ο κινούμενος μέσος όρος (moving average) είναι ένα από τα εργαλεία της Τεχνικής Ανάλυσης και υπολογίζεται ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα [64]. Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε για μία ημέρα x τον κινούμενο μέσο όρο των προηγούμενων ν ημερών

(1)

Όπου  η τιμή κατά την ημέρα x. Η κάθε προκύπτουσα τιμή αποτελεί τον κινούμενο μέσο όρο για κάθε ημέρα. Αντίστοιχα υπολογίζεται και η κινούμενη τυπική απόκλιση. Ο κινούμενος μέσος όρος παρέχει μία γραμμή ομαλότερη από τη γραμμή των τιμών ανά ημέρα, συνεπώς επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις που ακολουθεί μία τιμή.

Οι Ζώνες Bollinger (Bollinger Bands) αποτελούν σημαντικό εργαλείο της Τεχνικής Ανάλυσης. Για τη δημιουργία ενός διαγράμματος Bollinger, εργαζόμαστε ως εξής: αρχικά, υπολογίζουμε τον κινούμενο μέσο όρο (ΚΜΟ) μίας τιμής σε ένα χρονικό διάστημα, στη συνέχεια υπολογίζουμε την κινούμενη τυπική απόκλιση (ΚΤΑ). Τοποθετούμε σε ένα διάγραμμα τη γραμμή που αντιστοιχεί στον ΚΜΟ και τις γραμμές που ορίζονται από τους τύπους

Άνω όριο ζώνης Bollinger:            ΚΜΟ+2*ΚΤΑ					 (2)

Κάτω όριο ζώνης Bollinger:           ΚΜΟ-2*ΚΤΑ                                                      (3)

Τέλος, τοποθετούμε στο διάγραμμα την τιμή που έλαβε το αγαθό σε κάθε χρονική στιγμή και παρατηρούμε την κίνηση της καμπύλης τιμών ως προς την περιοχή που καθορίζεται από τις γραμμές (1) και (2), οποία ονομάζεται Ζώνη Bollinger (Bollinger Band). Όσο στενότερη είναι η Ζώνη Bollinger, τόσο μεγαλύτερη σταθερότητα παρουσιάζει η τιμή του αγαθού. Αντίθετα, μία Ζώνη Bollinger με μεγάλο εύρος αποτελεί δείγμα αστάθειας (volatility) σε μία αγορά [64].

Οι Ζώνες Bollinger των τιμών spot του EUA για διαστήματα 20 και 10 ημερών αντίστοιχα φαίνονται στις Εικόνες 5.20 και 5.21.

Εικόνα 5.20: Ζώνη Bollinger 20 ημερών

Στην Εικόνα 5.19 παρατηρούμε ότι η τιμή του EUA παραμένει γενικά εντός της ζώνης Bollinger, με κάποιες εξαιρέσεις. Στην πρώιμη φάση της αγοράς, η τιμή του EUA κινείται συχνά στα άκρα, χωρίς ωστόσο να ξεφεύγει αισθητά. Στη φάση ωρίμανσης της Αγοράς, η τιμή του EUA ξεφεύγει σπάνια από τη Ζώνη Bollinger. Την περίοδο του Μαΐου 2006, όταν η τιμή του EUA μειώθηκε πολύ και απότομα, ξέφυγε αισθητά από τη Ζώνη Bollinger. Ακόμη και στις περιπτώσεις μεγάλης ανόδου και μεγάλης πτώσης της τιμής EUA, η τιμή κινείται στα άκρα της Ζώνης Bollinger, επομένως η Αγορά δεν παρουσιάζει ακραίες και απρόβλεπτες συμπεριφορές. Επίσης, παρατηρούμε ότι στα σημεία απότομης πτώσης ή ανόδου η ζώνη Bollinger ευρύνεται, ενώ στα σημεία σταθερότητας της Αγοράς, όταν βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης, η Ζώνη Bollinger στενεύει.

Στην Εικόνα 5.20 παρατηρούμε ότι η τιμή του EUA κινείται σε κάποια σημεία στα άκρα της Ζώνης Bollinger, χωρίς να ξεφεύγει ποτέ από τα όριά της. Η τιμή του EUA δεν παρουσίασε μεταβολές τόσο απότομες ώστε να είναι εμφανείς σε ένα διάγραμμα Bollinger 10 ημερών.

Εικόνα 5.21: Ζώνη Bollinger 10 ημερών

Μία από τις βασικότερες εφαρμογές της Τεχνικής Ανάλυσης είναι ο δείκτης momentum. Ο δείκτης momentum υπολογίζεται για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, έστω ν. Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο

Μ= C-Cν                                                           (4)

Όπου Μ το momentum, C η τιμή κλεισίματος σήμερα και Cν η τιμή κλεισίματος πριν από ν ημέρες [64].

Το momentum λαμβάνει αρνητικές τιμές όταν η τιμή μίας ημέρας είναι μικρότερη από την τιμή του αγαθού πριν από ν μέρες. Στην αντίθετη περίπτωση, λαμβάνει θετικές τιμές. Ο δείκτης momentum είναι χρήσιμος στη μελέτη του ρυθμού μεταβολής της τάσης μίας τιμής. Όταν το momentum  είναι θετικό, η τάση της τιμής είναι ανοδική. Όταν το momentum σταθεροποιείται, η ανοδική τάση της τιμής είναι πιθανό να ανακοπεί. Αντίστοιχα, όταν το momentum  είναι αρνητικό, η τάση της τιμής είναι καθοδική [64].

Στις Εικόνες 5.22 και 5.23 φαίνεται η τιμή που έλαβε το EUA κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Αγοράς και το momentum για 20 και 10 μέρες αντίστοιχα. Στην Εικόνα 5.22, παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά της τιμής του EUA ανταποκρίνεται γενικά στο θεωρητικό μοντέλο, εφόσον οι θετικές τιμές του momentum ακολουθούνται από αύξηση των τιμών EUA και η σταθεροποίηση του momentum ακολουθείται από ανακοπή της ανόδου ή της πτώσης της τιμής EUA. Εξαίρεση αποτελεί η ακραία περίπτωση του Μαΐου 2006, όταν η τιμή του EUA υπέστη κάθετη πτώση. Στην Εικόνα 5.23, όπου φαίνεται η γραφική παράσταση του momentum –10, οι μεταβολές σε τιμή και momentum συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα, το χρονικό διάστημα 10 ημερών είναι επομένως πολύ σύντομο για να μελετηθεί η τάση της Αγοράς.

Εικόνα 5.22: Momentum-20, τιμή EUA

Εικόνα 5.23: Momentum –10, τιμή EUA

    - Επίδραση της Αγοράς στη μείωση των εκπομπών από την ηλεκτροπαραγωγή

Η Αγορά Δικαιωμάτων εκπομπών είχε θετική επίδραση ως προς τη μείωση των εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρισμού. Οι βιομηχανίες ηλεκτροπαραγωγής μείωσαν γενικά τις εκπομπές τους, όπως διαπιστώθηκε από τα μητρώα των κρατών-μελών της ΕΕ. Το πλεόνασμα οφείλεται αφενός στο φαινόμενο της υπερκατανομής Δικαιωμάτων που παρατηρήθηκε το 2005, αφετέρου στα μέτρα εξοικονόμησης εκπομπών CO2 που έλαβαν οι βιομηχανίες. Υπήρξε επομένως πραγματική μείωση των εκπομπών CO2 από την παραγωγή ηλεκτρισμού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η οποία οφείλεται εν μέρει στο κίνητρο που παρείχε η λειτουργία του ΣΕΔΕ.

Ένα ενδιαφέρον σημείο σχετικό με την επίδραση της Αγοράς Δικαιωμάτων εκπομπών στην ηλεκτροπαραγωγή είναι το κατά πόσον η τιμή του EUA καθιστά συμφέρουσα την παραγωγή ηλεκτρισμού από άνθρακα ή από φυσικό αέριο, δηλαδή κατά πόσον οδηγεί σε μειωμένες εκπομπές από καύση φυσικού αερίου αντί της καύσης άνθρακα. Για να διαπιστωθεί σε ποιες χρονικές στιγμές, ανάλογα με το κόστος του άνθρακα, του φυσικού αερίου και την τιμή του EUA, οι σταθμοί παραγωγής αερίου είναι προτιμότεροι από τους σταθμούς παραγωγής άνθρακα, χρησιμοποιείται η έννοια του switch level (επιπέδου μετάβασης). Η θεωρητική τιμή μετάβασης (switch price) είναι η αξία του EUA στην οποία το κόστος παραγωγής ισχύος από σταθμό παραγωγής άνθρακα με βαθμό απόδοσης 38% είναι το ίδιο με το κόστος παραγωγής ισχύος από σταθμό παραγωγής φυσικού αερίου με βαθμό απόδοσης 53%, δηλαδή η τιμή του EUA για την οποία το φυσικό αέριο γίνεται πιο οικονομικό από τον άνθρακα. Για κάθε τιμή του EUA μεγαλύτερη από την τιμή μετάβασης, οι σταθμοί φυσικού αερίου είναι προτιμότεροι.

Εικόνα 5.24: Switch level 2006

Στην Εικόνα 5.24 [65] φαίνονται οι τιμές του επιπέδου μετάβασης  (switch level) από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2006. Διακρίνουμε τις τιμές του switch level day ahead (της επόμενης μέρας), next month (του επόμενου μήνα), next summer (του επόμενου καλοκαιριού), next winter (του επόμενου χειμώνα), next year (του επόμενου χρόνου).

Στην Εικόνα 5.25 διακρίνουμε τρεις γραμμές. Η κίτρινη γραμμή αντιστοιχεί στο switch level για μετάβαση από σταθμό παραγωγής άνθρακα βαθμού απόδοσης 40% σε σταθμό παραγωγής φυσικού αερίου βαθμού απόδοσης 48%. Η ροζ γραμμή αντιστοιχεί στο switch level για μετάβαση από σταθμό παραγωγής άνθρακα βαθμού απόδοσης 36% σε σταθμό παραγωγής φυσικού αερίου βαθμού απόδοσης 55%.  Οι δύο γραμμές διαμορφώνουν τη ζώνη μετάβασης (switch band). Η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στην τιμή του EUA. Οποιαδήποτε τιμή του EUA υπερβαίνει το κατώτατο όριο της ζώνης μετάβασης καθιστά συμφέρουσα τη μετάβαση από σταθμό παραγωγής άνθρακα βαθμού απόδοσης 36% σε σταθμό παραγωγής φυσικού αερίου βαθμού απόδοσης 55%, ενώ οποιαδήποτε τιμή του EUA υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ζώνης μετάβασης καθιστά συμφέρουσα τη μετάβαση από σταθμό παραγωγής άνθρακα βαθμού απόδοσης 40% σε σταθμό παραγωγής φυσικού αερίου βαθμού απόδοσης 48%. Η τιμή API2 είναι η τιμή του άνθρακα με παράδοση στο Ρότερνταμ,  το Άμστερνταμ και την Αμβέρσα. Η τιμή NBP (National Balancing Point) αναφέρεται στις spot τιμές διαπραγμάτευσης του φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αγορά ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεγάλη και απελευθερωμένη, είναι επομένως κατάλληλη για τη μελέτη των πιθανών μεταβάσεων (switch). Οι τιμές φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γενικά ίδιες με τις τιμές στην ηπειρωτική Ευρώπη, με εξαίρεση λίγες ημέρες στις αρχές Ιουνίου 2006, όταν ο αγωγός διασύνδεσης Ηνωμένου Βασιλείου – Κάτω Χωρών ήταν εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης.

Εικόνα 5.25: Ζώνη μετάβασης και τιμή EUA

Η λειτουργία της Αγοράς Δικαιωμάτων εκπομπών επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις τιμές του ηλεκτρισμού στις χώρες της ΕΕ, όπου έχει προχωρήσει η διαδικασία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η αύξηση στις τιμές της ενέργειας που σημειώθηκε στα ενεργειακά χρηματιστήρια κατά το 2005 αποδόθηκε εν μέρει και στη λειτουργία του ΣΕΔΕ. Οι εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού, αν και είχαν λάβει την πλειοψηφία των EUA δωρεάν, μετακύλησαν στις τιμές τους το κόστος των EUA, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των τιμών ενέργειας. Η αύξηση αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στη λειτουργία του ΣΕΔΕ. Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και η γενικότερη στρατηγική των βιομηχανιών παραγωγής ως προς την τιμολογιακή πολιτική τους συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες στη διαδικασία αυξομείωσης των τιμών σε μία απελευθερωμένη αγορά ενέργειας [66].

Στον Πίνακα 5.2 αναφέρεται η τιμή της συσχέτισης (correlation) μεταξύ των τιμών spot του EUA από το EEX ή των τιμών του προθεσμιακού συμβολαίου Δεκεμβρίου 2006 από το ECX και των τιμών του ηλεκτρισμού από το γερμανικό ενεργειακό χρηματιστήριο EEX (Phelix) [62].

Πίνακας 5.2: Συσχέτιση τιμής EUA- τιμής ηλεκτρισμού

|  | Phelix 1 year peak | Phelix 1 year base | Phelix 1 month peak | Phelix 1 month base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τιμή spot EUA | 0,357 | 0,503 | 0,504 | 0,568 |
| Προθεσμιακό Δεκ 06 | 0,051 | 0,420 | 0,521 | 0,633 |

Στον Πίνακα 5.2 παρατηρούμε ότι δεν εμφανίζονται μεγάλες τιμές συσχέτισης μεταξύ των τιμών ηλεκτρισμού και EUA. Μεγαλύτερες τιμές συσχέτισης παρατηρούνται μεταξύ της μηνιαίας τιμής φορτίου βάσης (Phelix month base) και της τιμής spot του EUA και μεταξύ της μηνιαίας τιμής φορτίου βάσης (Phelix month base) και της προθεσμιακής τιμής του EUA για το Δεκέμβριο του 2006.

Στην Εικόνα 5.26 φαίνεται η εξέλιξη της τιμής του ηλεκτρισμού, και συγκεκριμένα της μηνιαίας τιμής φορτίου βάσης και αιχμής (Phelix month base και Phelix month peak)  και της τιμής spot του EUA στο EEX. Η τιμή του EUA είναι πολύ ομαλότερη από την τιμή της ενέργειας, και ακολουθούν παρόμοια πορεία από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο του 2005. Το χειμώνα του 2006, ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στις τιμές ηλεκτρισμού, η τιμή του EUA παρέμεινε σχετικά σταθερή.

Εικόνα 5.26: Τιμή ηλεκτρισμού- τιμή EUA

  - Αγορά CER από έργα ΜΚΑ

Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ), όπως έχει αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι ένας από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Στα πλαίσια του ΜΚΑ, χώρες του Παραρτήματος Ι ή εταιρίες που εδράζονται σε αυτές, σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα έργα αυτά πρέπει να οδηγούν σε μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μετά από την υλοποίηση των έργων και την καταγραφή των πραγματικών μειώσεων εκπομπών που έχουν επιτευχθεί, εκδίδεται ανάλογος αριθμός CERs (Certified Emissions Reductions), οι οποίες αποδίδονται στην επενδύτρια χώρα ή εταιρία, που είτε τις χρησιμοποιεί για μερική ικανοποίηση των στόχων που έχει δεσμευτεί να επιτύχει στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο, είτε τις πουλά σε τρίτους.

Κατά τη διάρκεια του 2005, ο ΜΚΑ και οι διαδικασίες καταγραφής των έργων και έκδοσης CER προχωρούσαν με αργούς ρυθμούς, οι όγκοι των CER ήταν συνεπώς πολύ μικροί. Στα τέλη του 2005, η απόφαση για καλύτερη χρηματοδότηση και στελέχωση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το ΜΚΑ, σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη εμπειρία στην έγκριση μεθοδολογιών και έργων, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εγκεκριμένων έργων και των όγκων αναμενόμενων CER και των CER που έχουν εκδοθεί.

Στην Εικόνα 5.27 φαίνεται ο αριθμός των καταγεγραμμένων έργων ΜΚΑ ανά μήνα μέχρι και τον Ιούλιο 2006 (μπλε γραμμή), καθώς και η σωρευτική καμπύλη των έργων (ροζ γραμμή). Στην Εικόνα 5.28 παρατηρούμε τις αναμενόμενες CER από τα καταγεγραμμένα έργα (μπλε γραμμή) και η σωρευτική τους καμπύλη (ροζ γραμμή). Στην Εικόνα 5.29 φαίνονται οι CER που έχουν εκδοθεί ανά μήνα (μπλε γραμμή) και η σωρευτική τους καμπύλη (ροζ γραμμή) [67].

Εικόνα 5.27: Καταγεγραμμένα έργα ΜΚΑ

Εικόνα 5.28: Αναμενόμενες CER

Εικόνα 5.29: CER που έχουν εκδοθεί

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των αναμενόμενων και των εκδιδόμενων CER αυξάνει το Δεκέμβριο του 2005, όταν  βελτιώθηκε η λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στον Πίνακα 5.3 φαίνονται οι τιμές που έλαβαν οι CER από τον Οκτώβριο του 2005 έως και τον Ιούνιο του 2006, ανά δεκαπενθήμερο. Αναφέρονται διαστήματα τιμών, και όχι μία συγκεκριμένη τιμή, ανάλογα με τη διασπορά του κινδύνου μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή CER, και ανάλογα με την περίοδο παράδοσης των CER, η οποία είναι διαφορετική για κάθε συμβόλαιο. Διακρίνονται 4 βασικοί τρόποι διασποράς του κινδύνου, που εκφράζονται σε αντίστοιχα συμβόλαια:

- Ο πωλητής κάνει ό,τι μπορεί για να παράσχει έναν ευέλικτο /μη συγκεκριμένο όγκο CER, ενώ ο αγοραστής δεσμεύεται να αγοράσει ό,τι παραδώσει ο πωλητής (κατηγορία 1).

- Ο πωλητής κάνει ό,τι μπορεί για να παράσχει έναν ευέλικτο /μη συγκεκριμένο όγκο CER, ενώ ο αγοραστής δεσμεύεται να αγοράσει εάν παραδώσει ο πωλητής (κατηγορία 2).

- Ο πωλητής εγγυάται να πουλήσει ένα συγκεκριμένο όγκο, ο αγοραστής δεσμεύεται να αγοράσει εάν παραδώσει ο πωλητής. Το συμβόλαιο ισχύει μόνο υπό προϋποθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η ανωτέρα βία (κατηγορία 3).

- Ο πωλητής εγγυάται να παραδώσει ένα συγκεκριμένο όγκο και ο αγοραστής εγγυάται να αγοράσει εάν παραδώσει ο πωλητής (κατηγορία 4) [68].

Πίνακας 5.3: Τιμές CER

|  | Τιμή CER € |
| --- | --- |
| Ημερομηνίες | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
| 4.10.05 | 5-8 | 5-8 | 9-11 | 9-11 |
| 19.10-1.11.05 | 6-7 | 6-7 | 10-11 | 10-11 |
| 2-15.11.05 | 6-7 | 6-7 | 10-11 | 10-11 |
| 16-29.11.05 | 5-7 | 5-7 | 11-13 | 11-13 |
| 30.11-13.12.05 | 6-10 | 6-10 | 12-15 | 12-15 |
| 28.12.05-10.1.06 | 3-6 | 5-10 | 12-16 | 12-16 |
| 11-24.1.06 | 5-6 | 5-6 | 9-14 | 9-14 |
| 25.1-7.2.06 | 6-10 | 6-10 | 9-14 | 9-14 |
| 8-21.2.06 | 6-10 | 6-10 | 9-14 | 9-14 |
| 21.2-7.3.06 | 5-7 | 5-7 | 10-16 | 10-16 |
| 8-21.3.06 | 5-7 | 5-7 | 10-16 | 16-22 |
| 22.3-4.4.06 | 5-12 | 5-12 | 15-22 | 15-22 |
| 5-19.4.06 | 4-15 | 4-15 | 16-26 | 16-26 |
| 20.4-2.5.06 | 4-15 | 4-15 | 16-26 | 16-26 |
| 17-30.5.06 | 4-7 | 6-12 |  |  |
| 31.5-13.6.06 | 6-12 | 6-12 |  |  |
| 14-28.6.06 | 5-7 | 8-13 |  |  |

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για την περίοδο 3-16 Μαΐου 2006, γιατί η μεγάλη πτώση της τιμής του EUA οδήγησε σε μεγάλη αβεβαιότητα την αγορά CER.

Στην Εικόνα 5.30 φαίνονται οι πιθανές μειώσεις εκπομπών από τα έργα ΜΚΑ που βρίσκονται στη λίστα αναμονής της δεκαπενθήμερης επιθεώρησης CDM&JI Monitor του Point Carbon.

Εικόνα 5.30: Πιθανές μειώσεις εκπομπών μέχρι το 2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΥΟΤΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

  - Συμμετοχή της Ελλάδας στο ΣΕΔΕ.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης-Πλαισίου για την Κλιματική Αλλαγή στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αποτελεί και κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αντιμετωπίζεται ενιαία στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο. Συνολικά, τα κράτη-μέλη της ΕΕ-15 δεσμεύονται από το Πρωτόκολλο του Κυότο, το οποίο επικύρωσαν στις 31 Μαΐου 2002, να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990 κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου δέσμευσης 2008-2012. Τα δέκα νέα μέλη της ΕΕ-25 έχουν επίσης επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο και οι στόχοι τους κυμαίνονται από μείωση 6-8% σε σχέση με τις εκπομπές τους το 1990, εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα, που δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους [13].

Η ΕΕ-15 επιμέρισε τις υποχρεώσεις μείωσης των εκπομπών στα κράτη-μέλη ανάλογα με τις δυνατότητές τους για μείωση, την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις εκπομπές της ΕΕ-15 και το επίπεδο ανάπτυξής τους (burden sharing). Στις χώρες συνοχής της ΕΕ-15 (Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία), που είναι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ-15, επετράπη η αύξηση των επιπέδων εκπομπών μέχρι ενός ορισμένου ποσοστού, για να μην επιβραδυνθεί η ανάπτυξή τους. Ο στόχος της Ελλάδας στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο είναι συνεπώς η αύξηση των εκπομπών της χώρας σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 να μην υπερβεί το 25%.

Στον Πίνακα 6.1 φαίνονται τα Δικαιώματα Εκπομπής που έχουν παραχωρηθεί σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, το ποσοστό επί των συνολικών Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ που έχει διατεθεί σε κάθε κράτος-μέλος, το πλήθος των υπόχρεων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ο ποσοστιαίος στόχος κάθε χώρας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο [27].

# Πίνακας 6.1: Στόχοι μείωσης εκπομπών ΕΕ-25

| Κράτος-μέλος | Κατανεμημένα Δικαιώματα (Mt) | Ποσοστό επί των συνολικών Δικαιωμάτων % | Υπόχρεες εγκαταστάσεις(1) | Στόχος Κυότο % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Βέλγιο | 188,8 | 2,9 | 363 | -7,5(2) |
| Τσεχία | 292,3 | 4,4 | 435 | -8 |
| Δανία | 100,5 | 1,5 | 378 | -21(2) |
| Γερμανία | 1497 | 22,8 | 1849 | -21(2) |
| Εσθονία | 56,85 | 0,9 | 43 | -8 |
| Ελλάδα | 223,2 | 3,4 | 141 | +25(2) |
| Ισπανία | 523,3 | 8 | 819 | +15(2) |
| Γαλλία | 469,5 | 7,1 | 1172 | 0(2) |
| Ιρλανδία | 67 | 1 | 143 | +13(2) |
| Ιταλία | 697,5 | 10,6 | 1240 | -6,5(2) |
| Κύπρος | 16,98 | 0,3 | 13 |  |
| Λετονία | 13,7 | 0,2 | 95 | -8 |
| Λιθουανία | 36,8 | 0,6 | 93 | -8 |
| Λουξεμβούργο | 10,07 | 0,2 | 19 | -28(2) |
| Ουγγαρία | 93,8 | 1,4 | 261 | -6 |
| Μάλτα | 8,83 | 0,1 | 2 |  |
| Ολλανδία | 285,9 | 4,3 | 333 | -6 |
| Αυστρία | 99 | 1,5 | 205 | -13(2) |
| Πολωνία | 717,13 | 10,9 | 1166 | -6(2) |
| Πορτογαλία | 114,5 | 1,7 | 239 | +27(2) |
| Σλοβενία | 26,3 | 0,4 | 98 | -8 |
| Σλοβακία | 91,5 | 1,4 | 209 | -8 |
| Φινλανδία | 136,5 | 2,1 | 535 | 0(2) |
| Σουηδία | 68,7 | 1,1 | 499 | +4(2) |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 736 | 11,2 | 1078 | -12,5(2) |
| Σύνολο | 6572,4 | 100 | 11428 |  |

(1): Δε λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις opt-in και opt-out εγκαταστάσεων

(2):Οι χώρες της ΕΕ-15, που μοιράζονται μεταξύ τους το στόχο για μείωση των συνολικών εκπομπών τους κατά 8% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990

  - Το ΕΣΚ της Ελλάδας για την περίοδο 2005-2007

Η κατάρτιση των ΕΣΚ για κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ καθίσταται υποχρεωτική με βάση την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία του ΣΕΔΕ. Το ΕΣΚ της Ελλάδας για την περίοδο 2005-2007 κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση το Δεκέμβριο του 2004. Τα ΕΣΚ είναι κατά ένα μέρος τεχνικά κείμενα, στα οποία κατανέμονται Δικαιώματα εκπομπής στις υπόχρεες εγκαταστάσεις μίας χώρας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, είναι όμως παράλληλα και εργαλεία χάραξης πολιτικής για την επίτευξη του στόχου κάθε χώρας στα πλαίσια των δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Γι’ αυτό το λόγο, η μελέτη και η παράθεση στοιχείων του ελληνικού ΕΣΚ-1 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

6.2.1.	Προσδιορισμός της συνολικής ποσότητας Δικαιωμάτων 2005-2007

Η δέσμευση της Ελλάδας στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο έγκειται στον περιορισμό της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας κατά την περίοδο 2008-2012 στο 25% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης. Έτος βάσης για τις εκπομπές CO2, CH4 και N2O είναι το 1990 και για τις εκπομπές PFCs, HFCs και SF6 το 1995. Με βάση τα αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (στοιχεία Δεκεμβρίου 2004), οι εκπομπές βάσης για την Ελλάδα ανέρχονται στους 110.212,31 kt CO2 eq. Σύμφωνα με το στόχο της χώρας (αύξηση μέχρι και 25%), οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 688.826,94 kt CO2 eq. Θεωρώντας ότι ο στόχος για αύξηση 25% αναφέρεται στο έτος 2010, το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ετήσιων εκπομπών για το έτος αυτό ανέρχεται σε 137.765,39 kt CO2 eq [50].

6.2.2.	Το Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης (ΣΑΕ)

Το ΣΑΕ είναι το σενάριο στο οποίο οι πολιτικές και τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου περιορίζονται στα ήδη υπάρχοντα και εφαρμοζόμενα, καθώς και σε αυτά που έχουν επισήμως δρομολογηθεί ή εξαγγελθεί. Για τη διαμόρφωση του ΣΑΕ στην Ελλάδα μέχρι το 2020, υιοθετήθηκαν κάποιες βασικές παραδοχές στους τομείς:

- Γενικές: δημογραφικά χαρακτηριστικά και μακροοικονομικά μεγέθη

- Ενεργειακός τομέας: κλιματολογικές συνθήκες, τιμές καυσίμων, επιτόκιο προεξόφλησης

- Βιομηχανικές διεργασίες: στατιστική ανάλυση δραστηριοτήτων, χρήση συντελεστών εκπομπής

- Γεωργία: έκταση καλλιεργειών, ζωικό κεφάλαιο και χρήση αζωτούχων λιπασμάτων

- Απόβλητα: πληθυσμιακή και βιομηχανική εξέλιξη, κατασκευή ΧΥΤΑ [50]

# Πίνακας 6.2: Τεχνολογικό και οικονομικό δυναμικό μείωσης εκπομπών

|  | Τεχνολογικό δυναμικό | Οικονομικό Δυναμικό |
| --- | --- | --- |
| Μέτρα μείωσης των εκπομπών | 2005 | 2010 | 2005 | 2010 |
| Προώθηση φυσικού αερίου | 3191 | 3925 | 1787 | 2198 |
| Λειτουργία μονάδων ΦΑ στη βάση | 3065 | 3350 | 1716 | 1876 |
| Περαιτέρω διείσδυση ΦΑ στη βιομηχανία | 126 | 337 | 71 | 189 |
| Περαιτέρω διείσδυση ΦΑ στον οικιακό/τριτογενή τομέα | 0 | 237 | 0 | 133 |
| Περαιτέρω διείσδυση ΦΑ στις μεταφορές | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | 1489 | 6359 | 834 | 3561 |
| Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή | 770 | 4027 | 431 | 2255 |
| Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στη βιομηχανία | 343 | 385 | 192 | 216 |
| Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στον οικιακό/τριτογενή τομέα | 376 | 1628 | 210 | 912 |
| Περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στις μεταφορές | 0 | 319 | 0 | 178 |
| Λοιπά μέτρα στη βιομηχανία | 234 | 238 | 131 | 133 |
| Λοιπά μέτρα στον οικιακό/τριτογενή τομέα | 874 | 2250 | 489 | 1260 |
| Λοιπά μέτρα στις μεταφορές | 188 | 595 | 105 | 333 |
| Γεωργικός τομέας | 49 | 92 | 34 | 64 |
| Απορρίμματα | 37 | 98 | 26 | 69 |
| Βιομηχανικές διεγασίες | 0 | 4651 | 0 | 4651 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6061 | 18208 | 3406 | 12270 |

Με βάση το επικαιροποιημένο ΣΑΕ, στο οποίο προβλέπεται ότι οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου το έτος 2010 θα είναι αυξημένες κατά 39,2% σε σχέση με το έτος βάσης, το Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010 και το τεχνολογικό και οικονομικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών στους επιμέρους τομείς, προκύπτει ο Πίνακας 6.2. Συνεπώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 6.2, το ΣΑΕ και το σενάριο εξέλιξης εκπομπών, η αύξηση των εκπομπών στην Ελλάδα μπορεί να περιοριστεί στο 24,5% σε σύγκριση με τις εκπομπές βάσης [50].

6.2.3.	Διαδρομή προς την επίτευξη του στόχου περιορισμού εκπομπών 2005-2007

Στο ΕΣΚ-1 (2005-2007) αναφέρεται ότι σύμφωνα με την επιλεχθείσα διαδρομή , οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την τριετία 2005-2007 θα πρέπει να μειωθούν σε σχέση με το επικαιροποιημένο ΣΑΕ κατά 2,1% , δηλαδή οι απαιτούμενες μειώσεις πρέπει να ανέρχονται στις τιμές που φαίνονται στον Πίνακα 6.3. Η προσπάθεια επίτευξης των μειώσεων αυτών εκτιμάται ως ρεαλιστική και θα οδηγήσει τις υπόχρεες εγκαταστάσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες μείωσης των εκπομπών τους στο βαθμό που τους αναλογεί χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τους και στην οικονομική βιωσιμότητά τους.

Πίνακας 6.3: Απαιτούμενες μειώσεις ανά χρόνο σε σχέση με το ΣΑΕ

| Χρόνος | Mt CO2 eq |
| --- | --- |
| 2005 | 1,9 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 4,4 |

Σύμφωνα με το 2ο Εθνικό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή (2002), προβλεπόταν η διευρυμένη χρήση φυσικού αερίου στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από το 2005. Προβλέπονταν επίσης μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα, πολιτική της οποίας η υλοποίηση έχει καθυστερήσει. Επομένως, στο ΕΣΚ-1 για την περίοδο 2005-2007 δε συνυπολογίζονται οφέλη από τους δύο αυτούς τομείς, θα είναι όμως δυνατός ο υπολογισμός τους μετά το 2008, όταν τα αντίστοιχα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί [50].

6.2.4.	Μέθοδος προσδιορισμού συνολικής ποσότητας Δικαιωμάτων Εκπομπών

Για τον προσδιορισμό των ιστορικών εκπομπών CO2, τα απαραίτητα στοιχεία παρείχαν οι 141 υπόχρεες εγκαταστάσεις. Σε πρώτη φάση, έγινε η απογραφή των υπόχρεων εγκαταστάσεων, η οποία περιέλαβε τρία βασικά στάδια:

- Συλλογή απαραίτητων στοιχείων εισόδου

- Επεξεργασία στοιχείων εισόδου- αποτελέσματα

- Προσδιορισμός μέσων ετήσιων ιστορικών εκπομπών

Σε δεύτερη φάση, προσδιορίστηκαν οι συνολικές προβλεπόμενες εκπομπές CO2 των υπόχρεων εγκαταστάσεων σε κλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Στις περιπτώσεις που το σύνολο των μονάδων του κλάδου εμπίπτει στις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, χρησιμοποιούνται προβλέψεις που προκύπτουν από το επικαιροποιημένο ΣΑΕ.

- Στις περιπτώσεις που οι υπόχρεες εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος των εγκαταστάσεων μίας δραστηριότητας, εφαρμόζονται οι τάσεις αύξησης των εκπομπών όπως αυτές προέκυψαν από το επικαιροποιημένο ΣΑΕ [50].

6.2.5.	Μέθοδος προσδιορισμού συνεισφοράς εγκαταστάσεων στις συνολικές εκπομπές

Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς των υπόχρεων εγκαταστάσεων έχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του ΕΣΚ-1 τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις.

- Ιστορική συνεισφορά (με βάση τις ιστορικές εκπομπές)

- Προβλεπόμενη συνεισφορά (με βάση τις προβλεπόμενες εκπομπές)

- Μέθοδος ελάχιστου κόστους

Πίνακας 6.4: Συνεισφορά ανά προσέγγιση

| Προσέγγιση | Συνεισφορά |
| --- | --- |
| Ιστορική συνεισφορά | 52,80% |
| Προβλεπόμενη συνεισφορά | 52,50% |
| Μέθοδος ελάχιστου κόστους | 50,60% |

Για τον υπολογισμό της συνολικής ποσότητας Δικαιωμάτων προς κατανομή για την περίοδο 2005-2007 υιοθετήθηκε η προσέγγιση της αναμενόμενης συνεισφοράς στα πλαίσια διαμόρφωσης του ΕΣΚ. Η ποσότητα των συνολικών Δικαιωμάτων προς κατανομή για την τριετία 2005-2007 υπολογίστηκε σε 223.226.053t CO2. Τα Δικαιώματα αυτά κατανέμονται στο σύνολό τους δωρεάν, δηλαδή δεν προβλέπεται δημοπράτηση Δικαιωμάτων για την περίοδο 2005-2007. Η ποσότητα αυτή είναι κατά 2,1% μικρότερη από τις προβλεπόμενες εκπομπές των υπόχρεων εγκαταστάσεων στο ΣΑΕ. Ως περίοδος αναφοράς επιλέχθηκε για τις περισσότερες εγκαταστάσεις η τριετία 2000-2003, με εξαίρεση του έτους με τις χαμηλότερες εκπομπές. [50].

    - Πολιτικές και μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών στους τομείς που δεν εμπίπτουν στην οδηγία 2003/87/ΕΚ

Στο Εθνικό Πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπονται μέτρα στους εξής τομείς:

- Οικιακός και τριτογενής

- Μεταφορές

- Γεωργία και απόβλητα

Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος προβλέπονται δράσεις στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα που σχετίζονται με την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση στους ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές προβλεπόμενες παρεμβάσεις είναι η βελτίωση στους θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων, η αναβάθμιση του ενεργειακού εξοπλισμού θέρμανσης και κλιματισμού, η προώθηση αποδοτικότερων ηλεκτρικών και φωτιστικών συσκευών, η διεύρυνση στους χρήσης του φυσικού αερίου και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όσον αφορά στον τομέα των μεταφορών, οι βασικές παρεμβάσεις συνοψίζονται σε επεμβάσεις συχνότερης συντήρησης των οχημάτων, οι βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης των μεταφορών μέσω αντικινήτρων χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και προώθησης των αστικών συγκοινωνιών και η χρήση νέων καυσίμων και βιοκαυσίμων.

Στους τομείς στους γεωργίας και των αποβλήτων οι προβλεπόμενες δράσεις εντοπίζονται στην προώθηση συστημάτων διαχείρισης ζωικών αποβλήτων, τη μείωση στους χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων και την παραγωγή βιοαερίου στους ΧΥΤΑ [50].

Πίνακας 6.5: Δυναμικό μείωσης εκπομπών ανά τομέα μη εντασσόμενο στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ για το 2010

| Τομέας | Mt CO2 eq |
| --- | --- |
| Οικιακός-Τριτογενής | 2,3 |
| Μεταφορές | 0,5 |
| Γεωργία-Απόβλητα | 0,13 |

6.2.7.	Κατανομή Δικαιωμάτων σε επίπεδο δραστηριότητας

Η κατανομή των Δικαιωμάτων στο ελληνικό ΕΣΚ έγινε σε δύο στάδια, πρώτα σε επίπεδο δραστηριότητας και στη συνέχεια σε επίπεδο εγκατάστασης, έτσι ώστε να ληφθούν αρχικά υπόψη η διάρθρωση των εκπομπών (εκπομπές από καύσεις και εκπομπές από διεργασίες) και ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης ανά δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες που εξετάστηκαν στο πρώτο στάδιο είναι η ηλεκτροπαραγωγή και οι λοιπές εγκαταστάσεις καύσης, τα διυλιστήρια, η σιδηρουργία και η χαλυβουργία, η φρύξη μεταλλευμάτων, η τσιμεντοβιομηχανία, η ασβεστοποιία, η υαλουργία, η κεραμοποιία και η χαρτοβιομηχανία.

Η κατανομή Δικαιωμάτων σε επίπεδο δραστηριότητας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

- Το ποσό των Δικαιωμάτων για την αποθήκη Γνωστών Νεοεισερχομένων αφαιρείται από την αρχή από τα συνολικά Δικαιώματα.

- Για την περίοδο 2005-2007 υιοθετείται η μη απαίτηση μειώσεων των προβλεπόμενων εκπομπών CO2 από διεργασίες.

- Υιοθετείται η μη απαίτηση για μειώσεις εκπομπών CO2 από μονάδες συμπαραγωγής, για την υποστήριξη της τεχνολογίας συμπαραγωγής.

- Οι προβλεπόμενες εκπομπές από καύσεις θα μειωθούν στον απαιτούμενο βαθμό.

- Ως προς την αποθήκη Δικαιωμάτων λοιπών νεοεισερχομένων, επιλέγεται η αφαίρεση της ποσότητας των Δικαιωμάτων της αποθήκης από τα Δικαιώματα των διαφόρων δραστηριοτήτων, τα οποία υπολογίστηκαν ακολουθώντας τα προηγούμενα βήματα.

Στον Πίνακα 6.6 [50], φαίνεται η κατανομή των Δικαιωμάτων ανά δραστηριότητα σύμφωνα με το ΕΣΚ.

# Πίνακας 6.6: Κατανομή Δικαιωμάτων ανά δραστηριότητα

|  | ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ | ΣΙΔΗΡΟΣ & ΧΑΛΥΒΑΣ | ΦΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | ΤΣΙΜΕΝΤΟ | ΑΣΒΕΣΤΗΣ | ΓΥΑΛΙ | ΚΕΡΑΜΙΚΑ | ΧΑΡΤΙ & ΧΑΡΤΟΝΙ | ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΥΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΑΕ | 16.035.780 | 12.372.591 | 2.432.016 | 2.445.470 | 34.114.699 | 2.553.899 | 332.836 | 2.472.670 | 637.951 | 3.672.693 | 228.070.584 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 16.914.253 | 12.189.422 | 2.418.379 | 2.438.022 | 33.787.421 | 2.535.837 | 326.615 | 2.429.084 | 622.166 | 3.604.853 | 223.266.053 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΑΕ | 0,975 | 0,985 | 0,994 | 0,997 | 0,99 | 0,993 | 0,981 | 0,982 | 0,975 | 0,982 | 0,979 |
| ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.475.497 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 156.199.372 | 10.296.226 | 2.392.650 | 2.421.885 | 3.215.274 | 2.503.008 | 316.331 | 2.356.754 | 596.454 | 3.492.603 | 213.790.556 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | 0.944 | 0,948 | 1,0271 | 0,993 | 0,987 | 1 | 0,953 | 0,946 | 0,922 | 0,991 | 0.969 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 2003 | 0,995 | 0.954 | 1,4631 | 0,974 | 1,041 | 1,012 | 1,044 | 0,954 | 0,992 | 1,080 | 1,004 |

1: Ο συντελεστής είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του 1, καθώς στον κλάδο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επεκτάσεις ορισμένων εγκαταστάσεων κατά την τριετία 2001-2003, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση (μέχρι και το διπλασιασμό) της δραστηριότητάς τους.

6.2.8.	Κατανομή Δικαιωμάτων σε επίπεδο εγκατάστασης

Τα κύρια σημεία της μεθοδολογίας για την κατανομή Δικαιωμάτων ανά εγκατάσταση, με δεδομένο το πρώτο στάδιο κατανομής σε επίπεδο δραστηριότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια σημεία:

- Η κατανομή γίνεται στη βάση των ιστορικών εκπομπών των εγκαταστάσεων για τη χρονική περίοδο αναφοράς (2000-2003).

- Για τις εκπομπές από διεργασίες και συμπαραγωγή, η διαδικασία είναι αντίστοιχη με αυτή σε επίπεδο δραστηριότητας.

- Για τις εγκαταστάσεις με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας μετά το 2003 λαμβάνονται υπόψη οι προσαρμοσμένες ιστορικές εκπομπές.

- Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο βιομάζα γίνεται προσαρμογή των ιστορικών εκπομπών της εγκατάστασης στη βάση των εκπομπών της ποσότητας του συμβατικού καυσίμου που αντιστοιχεί στη χρήση της βιομάζας.

Η κατανομή Δικαιωμάτων σε επίπεδο εγκαταστάσεων γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις για κάθε ένα από τα έτη 2005, 2006, 2007 και δίνεται αναλυτικά σε πίνακα στο Παράρτημα Α του ελληνικού ΕΣΚ-1 [50].

6.2.9.	Λοιπά θέματα εφαρμογής σε σχέση με την κατανομή Δικαιωμάτων

Σε σχέση με τη μεταφορά Δικαιωμάτων στην επόμενη περίοδο εφαρμογής (banking), δεν προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς Δικαιωμάτων από την περίοδο 2005-2007 στην επόμενη περίοδο εφαρμογής 2008-2012. Επιτρέπεται ωστόσο η χρήση από μία εγκατάσταση Δικαιωμάτων που έχουν εκδοθεί σε ένα έτος της περιόδου για την κάλυψη εκπομπών επόμενων ετών της περιόδου (intra-period banking). Επιπλέον, τα Δικαιώματα της αποθήκης νεοεισερχομένων που παραμένουν αδιάθετα  μέχρι τις 31/12 κάθε έτους της περιόδου μεταφέρονται στην αποθήκη του επόμενου έτους της περιόδου, ενώ τα Δικαιώματα της αποθήκης των νεοεισερχομένων που παραμένουν αδιάθετα στις 31/12/2007 θα πωληθούν [50].

Για την περίοδο 2005-2007 δεν προτείνεται καταρχήν η μονομερής ένταξη (opt-in) εγκαταστάσεων που ασκούν δραστηριότητα που εμπίπτει στις κατηγορίες της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και των οποίων η δυναμικότητα είναι μικρότερη από τα όρια που αναφέρονται σε αυτή [50]. Επίσης, δεν προβλέπεται η προσωρινή εξαίρεση (opt-out) εγκαταστάσεων για την ίδια περίοδο [50]. Η ομαδοποίηση εγκαταστάσεων (pooling) επιτρέπεται από το ΕΣΚ-1, κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους [50].

6.2.10.		Δημόσια διαβούλευση

Το ΕΣΚ-1 υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 20 Δεκεμβρίου 2004, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Προθεσμία υποβολής σχολίων καθορίστηκε η 24η Δεκεμβρίου 2004 [50]. Είναι προφανές ότι το χρονικό διάστημα που αφιερώθηκε στη δημόσια διαβούλευση επί του ΕΣΚ-1 ήταν πολύ σύντομο, διήρκεσε μόνο 4 ημέρες, και σίγουρα δεν ήταν επαρκές για τη σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από την οδηγία 2003/87/ΕΚ.

Συνολικά υποβλήθηκαν εγγράφως 41 σχόλια, κυρίως από τις υπόχρεες επιχειρήσεις και σε μικρότερο βαθμό από άλλους φορείς. Υποβλήθηκαν αιτήσεις για εξαίρεση εγκαταστάσεων από την Οδηγία 2003/87/ΕΚ και 4 εγκαταστάσεις εξαιρέθηκαν λόγω μικρής δυναμικότητας. Επίσης, ορισμένες εγκαταστάσεις υπέβαλαν συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία. Τέθηκαν ερωτήματα ως προς την επιβράβευση της πρώιμης δράσης των εγκαταστάσεων και την προσαυξημένη βαρύτητα ενεργειακά αποδοτικότερων τεχνολογιών, και διευκρινίστηκε ότι η πρώιμη δράση αναγνωρίζεται μόνο εάν έχει συμβεί μετά το 2000 και ότι οι αποδοτικότερες τεχνολογίες λαμβάνονται υπόψη μέσω του τρόπου υπολογισμού των ιστορικών εκπομπών. Διευκρινίστηκε ακόμη ότι επιβραβεύεται η χρήση βιομάζας, μέσω των γενικών κανόνων κατανομής Δικαιωμάτων σε επίπεδο εγκατάστασης [50].

Αιτήματα σχετικά με τον προσδιορισμό Δικαιωμάτων εκπομπών με βάση τη μέγιστη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων και όχι βάσει των πραγματικών εκπομπών τους απορρίφθηκαν. Στα ερωτήματα με τα οποία αμφισβητήθηκε η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων που υπέβαλαν οι υπόχρεες εγκαταστάσεις, απαντήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι έγιναν όλοι οι δυνατοί έλεγχοι και ότι μεγαλύτερη ανάγκη επαλήθευσης παρουσιάζεται στους τομείς της κεραμοποιίας και της ασβεστοποιίας [50].

Στο ΕΣΚ διευκρινίστηκε το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η μειωμένη ικανότητα για μείωση των εκπομπών από διεργασίες, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις ορίστηκε συντελεστής συμμόρφωσης 1. Όσον αφορά στους τομείς που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, και κύρια στον τομέα των μεταφορών, τονίζεται ότι, παρόλο που δε συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ, έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη γενικότερη χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο για την ικανοποίηση των στόχων του Κυότο [50].

Τα ερωτήματα σχετικά με τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαιτίας του ΣΕΔΕ δεν μπορούν να περιοριστούν στην ελληνική περίπτωση, αλλά αφορούν σε όλη την ΕΕ. Επιπλέον, στις προτάσεις για χρήση των ευέλικτων μηχανισμών του Κυότο (ΜΚΑ και ΚΥ) απαντήθηκε ότι δεν είναι εφικτή, από τη στιγμή που δεν έχουν διαμορφωθεί τα απαραίτητα όργανα [50].

  - Το ΕΣΚ της Ελλάδας για την περίοδο 2008-2012

Την 1η Ιουνίου 2006 δημοσιεύτηκε το προσχέδιο του ελληνικού ΕΣΚ για την περίοδο 2008-2012 στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΕΣΚ-2). Το έτος βάσης εξακολουθεί να είναι το 1990 για τα αέρια CO2, CH4, N2O και το 1995 για τα αέρια PCFs, HFCs, SF6, όπως και στο ΕΣΚ της πρώτης περιόδου (ΕΣΚ-1). Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι συνολικές εκπομπές βάσης ανέρχονται στους 111.054 kt CO2 eq. Η δέσμευση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο είναι η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας να μην υπερβεί το 25% σε σχέση με τα επίπεδα του έτους βάσης την περίοδο 2008-2012. Οι ανώτατες επιτρεπόμενες εκπομπές για την περίοδο 2008-2012 υπολογίζονται συνεπώς σε 694.087 kt CO2 eq, δηλαδή 138.817 kt CO2 eq./έτος [54]. Οι κοινοτικές οδηγίες και τα εργαλεία χάραξης πολιτικής είναι οι ίδιες στις οποίες βασίστηκε και το ΕΣΚ της περιόδου 2005-2007.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πρόβλεψη των εκπομπών στον ενεργειακό τομέα βασίστηκε στο σύστημα BALANCE του ENPEP. Το τμήμα BALANCE του ENPEP είναι ένα μεθοδολογικό πλαίσιο προσομοίωσης ενεργειακού συστήματος σε μερική ισορροπία, το οποίο προσδιορίζει ενεργειακές ροές, τιμές και εκπομπές για το ενεργειακό σύστημα μιας χώρας. Προσπαθεί να εντοπίσει το σημείο όπου τέμνονται συγχρόνως οι καμπύλες προσφοράς και ζήτησης για όλες τις ενεργειακές μορφές στην προσφορά και όλες τις ενεργειακές χρήσεις που περιλαμβάνονται στο ενεργειακό σύστημα [54]. Η λύση είναι μη-γραμμική και στη βάση της αγοράς.

Οι είσοδοι του συστήματος BALANCE είναι:

- Δομή ενεργειακού συστήματος

- Ενεργειακές ροές και τιμές έτους βάσης

- Πρόβλεψη αύξησης της ενεργειακής ζήτησης

- Τεχνικοί περιορισμοί και περιορισμοί πολιτικής

Μέσω του συστήματος BALANCE και με βάση τις εισόδους, διαμορφώνονται οι καμπύλες προσφοράς και ζήτησης της ενέργειας, και εντοπίζεται το σημείο τομής τους, το οποίο αποτελεί το σημείο ισορροπίας της αγοράς [54]. Για τους μη ενεργειακούς τομείς, οι προβλέψεις βασίστηκαν σε μοντέλα τύπου λογιστικού φύλλου που υπολογίζουν τις εκπομπές στη βάση δεδομένων δραστηριότητας, συντελεστών εκπομπής και ειδικών παραδοχών κατά τομέα [54].

Στον Πίνακα 6.7 φαίνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν εάν εφαρμοστούν οι προαναφερθείσες μεθοδολογίες στα στοιχεία των ετών βάσης [54].

Πίνακας 6.7: Πρόβλεψη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο ΣΑΕ

| Πηγές/Καταβόθρες | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ενέργεια | 81,763 | 84,570 | 101,5 | 110,92 | 123,29 | 130,61 | 137,85 |
| Βιμηχανικές εργασίες | 8,846 | 11,550 | 13,802 | 16,140 | 15,265 | 17,641 | 22,147 |
| Διαλύτες | 170 | 155 | 157 | 158 | 161 | 164 | 168 |
| Γεωργία | 13,519 | 12,486 | 12,358 | 12,126 | 12,265 | 12,429 | 12,606 |
| Απόβλητα | 4,445 | 4,434 | 3,931 | 1,936 | 2,512 | 2,832 | 2,810 |
| ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΑΧΓΔ) | 108,742 | 113,195 | 131,756 | 141,288 | 153,496 | 163,677 | 175,586 |
| Αλλαγές σε χρήσεις γης και δασοπονία | -3,440 | -4,614 | -3,211 | -4,942 | -4,992 | -4,706 | -4,44 |
| ΣΥΝΟΛΟ (με ΑΧΓΔ) | 105,303 | 108,580 | 128,545 | 136,347 | 148,504 | 158,971 | 171,147 |
| Μεταβολή ως προς το έτος βάσης | 97,9 | 101,9 | 118,6 | 127,2 | 138,2 | 147,4 | 158,1 |

Από τα στοιχεία του Πίνακα 6.7 [54], φαίνεται ότι το 2010 ότι η απόσταση από το στόχο του Κυότο ανέρχεται στους 14,7 Mt CO2 eq, παρατηρείται δηλαδή υπέρβαση του ορίου κατά 10,6%. Η απόσταση από το στόχο του Κυότο συνολικά για όλη την περίοδο 2008-2012 ανέρχεται στους 67 Mt CO2 eq. (δηλ. υπέρβαση κατά 9.6%) [54].

Υπόχρεες εγκαταστάσεις για την περίοδο 2008-2012 είναι 150 εγκαταστάσεις που ανήκουν στις κατηγορίες της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Με βάση τα στοιχεία των επαληθευμένων εκθέσεων, οι εκπομπές CO2 των 138 υπόχρεων εγκαταστάσεων ήταν 71.180 kt το 2005. Με βάση τα στοιχεία των επαληθευμένων εκθέσεων συν τα ερωτηματολόγια των 9 νέων εγκαταστάσεων,  οι εκπομπές CO2 των 145 υπόχρεων εγκαταστάσεων ήταν 71.482 kt το 2005. Για την εκτίμηση της συνολικής ποσότητας Δικαιωμάτων, εφαρμόστηκε  υπολογιστική προσέγγιση με βάση την Προβλεπόμενη Συνεισφορά που καταλήγει σε ποσοστό 54,6% (σε σχέση με 52,8% για το ΕΣΚΔΕ-1) του συνόλου των εθνικών εκπομπών σύμφωνα με τον στόχο [54].

Η συνολική ποσότητα Δικαιωμάτων για την περίοδο 2008-2012 υπολογίζεται στους 377.503 kt CO2 eq, ποσότητα μειωμένη κατά 8,8% σε σχέση με την προβλεπόμενη στο ΣΑΕ [54]. Τα ετήσια Δικαιώματα για την ίδια περίοδο υπολογίζονται στους 75.500 kt CO2 eq, ποσό αυξημένο κατά 1,4% σε σχέση με το ΕΣΚ της περιόδου 2005-2007. Οι αιτίες μεταβολής της ποσότητας κατανεμητέων Δικαιωμάτων είναι η είσοδος νέων μονάδων, οι επεκτάσεις μονάδων, οι μειώσεις εκπομπών από τομείς εκτός ΣΕΔΕ και η αύξηση της τιμής των καυσίμων [54]. Από τους τέσσερις παράγοντες, οι τρεις πρώτοι οδηγούν σε αύξηση της ποσότητας κατανεμητέων Δικαιωμάτων, ενώ ο τέταρτος οδηγεί σε ενδεχόμενη μείωσή της. Εάν συνεκτιμηθούν οι παράγοντες, καταλήγουμε σε αύξηση της κατανεμητέας ποσότητας Δικαιωμάτων.

Σε αντίθεση με το ΕΣΚ της περιόδου 2005-2007 (ΕΣΚ-1), στο ΕΣΚ της περιόδου 2008-2012 θα προβλέπεται δυνατότητα δημοπράτησης για τμήμα ή για το σύνολο των αδιάθετων Δικαιωμάτων της ενιαίας Αποθήκης Νεοεισερχομένων [54]. Στον Πίνακα 6.8 [54] φαίνεται η κατανομή Δικαιωμάτων ανά κλάδο πριν την αφαίρεση των  Δικαιωμάτων της αποθήκης νεοεισερχομένων.

# Πίνακας 6.8: Κατανομή Δικαιωμάτων κατά κλάδο

| Kt CO2 | ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ | ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ | ΦΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | ΣΙΔΗΡΟΣ & ΧΑΛΥΒΑΣ | ΤΣΙΜΕΝΤΟ | ΑΣΒΕΣΤΗΣ | ΓΥΑΛΙ | ΚΕΡΑΜΙΚΑ | ΧΑΡΤΙ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ 2008-2012 | 242,82 | 6,746 | 24,807 | 3,878 | 3,211 | 56,54 | 4,318 | 286 | 3,8 | 918 | 347,322 |

Ως προς την κατανομή Δικαιωμάτων σε επίπεδο εγκαταστάσεων, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:

- Για τις εκπομπές από διεργασίες και συμπαραγωγή εφαρμόζεται συντελεστής συμμόρφωσης ίσος με 1.

- Για τις ιστορικές εκπομπές λαμβάνεται ως βάση η περίοδος 2000-2004

- Τα Δικαιώματα θα δίνονται σε κάθε εγκατάσταση ετήσια και σε ίσα μερίδια για την πενταετία 2008-2012 [54].

Στο ΕΣΚ-2 δεν προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις για τη χρήση και την προώθηση των ευέλικτων μηχανισμών του Κυότο (ΜΚΑ και ΚΥ), παρόλο που οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η οδηγία 2004/101/ΕΚ, που τροποποιεί τη 2003/87/ΕΚ κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με χρήση CERs και ERUs από έργα ΜΚΑ και ΚΥ. Με αυτόν τον τρόπο, η χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής από το ελληνικό κράτος αφήνει αναξιοποίητες τις ευκαιρίες που παρέχονται για επίτευξη μέρους του στόχου του Κυότο μέσω των σχετικών μηχανισμών.

  - Οι πιστοποιημένες εκπομπές της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία στο CITL (Community Independent Transaction Log), τα κατανεμημένα Δικαιώματα για το 2005 στην Ελλάδα ανέρχονται σε 71.132.034, οι επαληθευμένες εκπομπές ήταν 71.033.294, οι μονάδες που παραδόθηκαν (surrendered units) 70.010.782 και οι μονάδες που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη 1.073.214. Από τις 142 εγκαταστάσεις, 111 έχουν παραδώσει τα Δικαιώματα που αναλογούν στις εκπομπές του 2005, εκ των οποίων μία έχει παραδώσει περισσότερα από αυτά που της αναλογούν. 28 εγκαταστάσεις δεν έχουν επαληθευμένες εκπομπές, 1 εγκατάσταση έχει παραδώσει λιγότερα από αυτά που της αναλογούν και 2 εγκαταστάσεις δεν έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς τους [55].

Σε γενικές γραμμές, δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα σε επάρκεια Δικαιωμάτων εκπομπών από τις υπόχρεες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με τις προβλέψεις του ΣΑΕ. Αντίθετα, παρουσιάστηκε έντονα το φαινόμενο της υπερ-κατανομής (over-allocation), δηλαδή οι επαληθευθείσες εκπομπές ήταν λιγότερες από τα κατανεμημένα Δικαιώματα σε 55 εγκαταστάσεις [55]. Η ΔΕΗ, που ως ηλεκτροπαραγωγική εγκατάσταση επωμίστηκε μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων σε μείωση, είχε μικρή υπέρβαση σε σχέση με την αναμενόμενη το 2005. Η υπερ-κατανομή παρατηρείται κυρίως στις εγκαταστάσεις μικρότερης δυναμικότητας, ενώ οι μεγαλύτερες βιομηχανίες παρουσιάζουν γενικά περισσότερες επαληθευθείσες εκπομπές από τα κατανεμημένα σε αυτές Δικαιώματα, αν και δεν τα υπερβαίνουν κατά πολύ.

  - Δραστηριότητα στην Ελλάδα ως προς την Αγορά Δικαιωμάτων

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΣΕΔΕ χαρακτηρίζεται από τη σχετικά μικρή δυναμικότητα των υπόχρεων εγκαταστάσεών της. Οι μικρές υπόχρεες εγκαταστάσεις δε συμμετέχουν ενεργά στο ΣΕΔΕ, εκμεταλλευόμενες και την υπερ-κατανομή Δικαιωμάτων που παρατηρήθηκε για την περίοδο 2005-2007. Επιπλέον, οι μικρομεσαίες υπόχρεες εγκαταστάσεις διαμαρτύρονται έντονα, θεωρώντας ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΣΕΔΕ πλήττει την ανταγωνιστικότητά τους, και δεν εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Ένα παράδειγμα των προβλημάτων των βιομηχανικών κλάδων ως προς το ΣΕΔΕ εντοπίζεται στον τομέα της ασβεστοποιίας. Οι εκπρόσωποι του κλάδου, που ανήκει στους παραγωγικούς τομείς που συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ, εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες ως προς την εφαρμογή του ΣΕΔΕ. Η παραγωγή ασβέστη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπομπής CO2 από διεργασίες, και είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί πού εντοπίζονται τα προβλήματα. Η παραγωγή ενός τόνου ασβέστη έχει ως συνέπεια την έκλυση ενός τόνου CO2 μόνο από τη σχετική διεργασία. Η παραγωγή ασβέστη απαιτεί ταυτόχρονα και μεγάλη ποσότητα ενέργειας, η οποία κατά κανόνα προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Συνολικά, για την παραγωγή ενός τόνου ασβέστη εκλύεται περίπου 1,2 τόνος CO2, από διεργασίες και από καύσεις. Το κέρδος από την πώληση ενός τόνου ασβέστη ανέρχεται στα €7,5 κατά μέσο όρο για τον παραγωγό, τιμή πολύ μικρότερη από αυτή που λαμβάνει το EUA στην Αγορά Δικαιωμάτων. Οι εκπρόσωποι του κλάδου προτείνουν να τους παραχωρούνται τόσα Δικαιώματα όσα αναλογούν στην παραγωγή τους με βάση τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική (Best Available Technique- BAT), έτσι ώστε να ενθαρρύνονται να βελτιώσουν την υποδομή τους, χωρίς να ζημιώνονται σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Ως προς τη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών σε κρατικό επίπεδο, το πρώτο βήμα έγινε με τη δημιουργία του ΓΕΔΕ (Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ωστόσο, δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη Ορισμένη Εθνική Αρχή (DNA) για το ΜΚΑ και την ΚΥ, ούτε έχει επικυρωθεί ακόμη η οδηγία 2004/101/ΕΚ από ελληνικής πλευράς. Με την οδηγία αυτή, θεσμοθετείται η σύνδεση του ΣΕΔΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ευέλικτους μηχανισμούς του Κυότο ΜΚΑ και ΚΥ και ορίζονται οι κανόνες που θα τη διέπουν (linking directive). Επίσης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενεργειακό χρηματιστήριο στην Ελλάδα, το οποίο να καλύπτει τη λειτουργία του ΣΕΔΕ, και ούτε υπάρχει σχέδιο για την θέσπισή του.

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει επιδείξει ιδιαίτερη πολιτική βούληση για μία χάραξη εθνικής στρατηγικής ως προς την επίτευξη των στόχων για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Εκτός από την περιορισμένη συμμετοχή στο ΣΕΔΕ και την κατάρτιση ΕΣΚ, οι σχετικές υπηρεσίες δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες και δεν παρέχονται οι δυνατότητες για έκδοση CERs και ERUs από έργα ΜΚΑ και ΚΥ, ενώ και οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμες να συμβάλουν στην προσπάθεια.

6.6.	Συμπεράσματα

Η Αγορά Δικαιωμάτων εκπομπών και το άυλο αγαθό που διαπραγματεύεται στα πλαίσιά της δημιουργήθηκαν στη βάση μίας πολιτικής απόφασης. Σκοπός της δημιουργίας της είναι η απαρχή της προσπάθειας ελέγχου και μείωσης των επιπτώσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η δημιουργία της Αγοράς βασίστηκε στη φιλοσοφία της θέσπισης δεσμευτικών στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που προκρίνει η πλειονότητα των κρατών μελών του ΟΗΕ, πλην ΗΠΑ και Αυστραλίας, σε αντίθεση με την εμμονή στην επίτευξη των μειώσεων από εθελοντικές δράσεις και από την ανάπτυξη της τεχνολογίας, που εκφράζεται από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Τα επιχειρήματα των ΗΠΑ και της Αυστραλίας εξασθενούν μετά την αποτυχία των εθελοντικών προγραμμάτων στις ΗΠΑ, ενώ η μέθοδος αγορών και δεσμευτικών στόχων κερδίζει έδαφος για την περίοδο μετά το 2012. Σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε πολιτικό επίπεδο για να πειστούν οι ΗΠΑ και η Αυστραλία να αποδεχτούν αυτή τη φιλοσοφία και να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο του Κυότο, καθώς και για να δεχθούν όλες οι χώρες, κι όχι μόνο αυτές του ΟΟΣΑ, κάποιου είδους δεσμευτικό στόχο.

Η αγορά Δικαιωμάτων βασίζεται ουσιαστικά στους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κυότο, την Εμπορία Εκπομπών, το Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης και την από Κοινού Υλοποίηση.

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ αποτελεί το κυρίαρχο σύστημα στα πλαίσια του μηχανισμού της Εμπορίας Εκπομπών. Κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της, η Αγορά Δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ χαρακτηριζόταν από μικρούς όγκους και μεγάλη αβεβαιότητα, για να περάσει σε φάση αργότερα σε φάση ωρίμανσης, με αύξηση των όγκων και των τιμών του EUA. Στη φάση της ωρίμανσής της, μετά από το καλοκαίρι του 2005, η Αγορά γενικά ανταποκρίνεται στα θεωρητικά μοντέλα της Τεχνικής Ανάλυσης των αγορών. Οι τιμές του EUA σημείωσαν άνοδο το καλοκαίρι του 2005, γεγονός που επέτρεψε την μετάβαση (switch) στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ανθρακικές μονάδες σε μονάδες φυσικού αερίου συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών, μία μείωση που αποτυπώθηκε και στα πιστοποιημένα αποτελέσματα εκπομπών του 2005.

Το Μάιο του 2006, η σταδιακή δημοσίευση των επαληθευμένων εκπομπών των κρατών-μελών της ΕΕ, όταν διαπιστώθηκε ότι κινούνταν σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αναμενόμενες, οδήγησε σε κατακρήμνιση της τιμής του EUA και σε μεγάλη αβεβαιότητα στην Αγορά. Σε λιγότερο από ένα μήνα η Αγορά ομαλοποιήθηκε, ενώ η εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Οικονομίας στη χρησιμοποίηση αυτού του μηχανισμού για την μείωση των εκπομπών φαίνεται από το γεγονός ότι η τιμή των Δικαιωμάτων για τη δεύτερη φάση είναι σημαντικά υψηλότερη από την τιμή Δικαιωμάτων για την πρώτη φάση, όπως φαίνεται από την κατάσταση contango που επικράτησε στην Αγορά το 2006 ως προς το προθεσμιακό συμβόλαιο του 2008.

Στην Αγορά Δικαιωμάτων εκπομπών οι πολιτικές αποφάσεις παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τα ΕΣΚ δεύτερης φάσης θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη της Αγοράς. Μία αυστηρότερη στάση ως προς τις ποσότητες Δικαιωμάτων προς κατανομή αναμένεται με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή του ΣΕΔΕ κατά το 2005 και το 2006, και θα οδηγήσει στη διεύρυνση του ελλείμματος Δικαιωμάτων και την πιο εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ) και η από Κοινού Υλοποίηση (ΚΥ) παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα κατά την εφαρμογή τους το 2005. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην πολύ αργή προώθηση των διαδικασιών για την υλοποίηση των έργων. Η κατάσταση ανατράπηκε το Δεκέμβριο του 2005, όταν ενισχύθηκε και χρηματοδοτήθηκε καλύτερα η Εκτελεστική Επιτροπή του ΜΚΑ. Από τότε, οι διαδικασίες του ΜΚΑ επιταχύνθηκαν και η λειτουργία του έγινε αποτελεσματικότερη. Αντίθετα, η ΚΥ βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Η Επιτροπή Επιτήρησης της ΚΥ συστάθηκε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2006, και αναμένεται να προχωρήσει σε αποφάσεις και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του μηχανισμού.

Η Αγορά παρουσιάζει στοιχεία ωρίμανσης και καλής λειτουργίας. Η διαρκής αύξηση του όγκου των συναλλαγών, η σταδιακή αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στα χρηματιστήρια EUA σε σχέση με τους οίκους διαμεσολαβητών (broker houses) και η κατάσταση contango ως προς τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2006 είναι τρεις ενδείξεις της καλής πορείας της Αγοράς. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν η ανάπτυξη του ΜΚΑ και η θεαματική αύξηση των εκδιδόμενων CER, η πρόθεση για ενσωμάτωση νέων τομέων στο ΣΕΔΕ, όπως ο αεροπορικός τομέας, και τέλος το όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και η προτεραιότητα που αποδίδεται πλέον στην καλή λειτουργία του ΣΕΔΕ από τα αρμόδια πολιτικά όργανα.

#### ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] The Greenhouse Effect and the Carbon Cycle. Available: http://unfccc.int

[2] Climate Variability and Change: The Natural Greenhouse Effect. Available: http://www.niwascience.co.nz

[3] Global Atmospheric concentration of CO2. Available: http://www.unep.org

[4] Average global temperature 1880-2020. Available: http://www.giss.nasa.gov

[5] Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

[6] Climate Facts. Available: http://climatechallenge.gov.uk

[7] Sea level rise due to global warming. Available: http://www.unep.org

[8] Precipitation changes: Trend over land 1900-2004. Available: http://www.unep.org

[9] About IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Available: http://www.ipcc.org

[10] Essential Backround. Available: http://www.unfccc.int

[11] The United Nations Public Information Office. Available: http://www.un.org

[12] DTI, “The Joint Implementation and Clean Development Mechanism processes explained”. A Climate Change Projects Office Guide, May 2004

[13] MEMO/03/154, Βρυξέλλες, Ιούλιος 2003.

[14] ΙΕΤΑ’s (International Emissions Trading Association) Guidance note through the CDM Project Approval Process,version 1.4, February 2005.

[15] SYNERGY, “Business Opportunities for CDM project development in the Mediterranean”, Handbook- Methodology Guide, Version 2, June 2004.

[16] Project 0233: Zhangbei Manjing Windfarm Project. Available: http://cdm.unfccc.int/Projects

[17] CDM Executive Board, “Approved Baseline Methodology AM0005”.

Version 01, 14 April 2004.

[18] CDM Executive Board, “Clean Development Mechanism- Project Design Document (CDM-PDD)”, Version 2, in effect as of: 1 July 2004.

[19] Project 0058 : Biomass in Rajasthan - Electricity generation from mustard crop residues. Available: http://cdm.unfccc.int/Projects

[20] Y. Hofman, G.J.M. Phylipsen, R. Janzic, R. Ellenbroek, “Small Scale Project Design Document Biomass Rajasthan”, October 2004, ICC 30076.1, Assigned by Kalpataru.

[21] CDM statistics. Available: http://cdm.unfccc.int/Statistics

[22] IETA, “Making JI happen”. IETA Position Paper.

[23] Kristian Tangen, Anna Korppoo, Vladimir Berdin, Taishi Sugiyama, Christian Egenhofer, John Drexhage, Oleg Plutzhnikov, Michael Grubb, Thomas Legge, Arild Moe, Jonathan Stern, Kenichiro Yamaguchi, “A Russian Green Investment Scheme. Securing environmental benefits from international emissions trading”, Climate Strategies.

[24] Joint Implementation Supervisory Committee first meeting report. Available: http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings

[25] Joint Implementation Supervisory Committee second meeting report. Available: http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings

[26] Anna Korpoo, “Forging Alliance with Russia: the Example of a Green Investment Scheme”, Climate Policy 3, pp. 67-76, 2003.

[27] European Commission, EU action against climate change, “EU Emissions Trading- an open scheme provoting global innovation”, September 2005

# [28]  Pal Prestud, Asbjorn Torvanger and Jonas Vevatne, “Opinion: Emissions trading and Norwegian climate policy”, Cicerone, January 2005. Available: http://www.cicero.uio.no

# [29] About Us. Available: http://www.climateregistry.org

# [30] About RGGI. Available: http://www.rggi.org

# [31] News Update 2005. Available: http://www.ieta.org

# [32] Greenhouse Gas Abatement Scheme. Available: http://www.greenhousegas.nsw.gov.au

# [33] International Institute for Sustainable Development (IISD): Climate Change: Domestic Emissions Trading. Available: http://www.iisd.org

[34] Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25.10.2003

[35] Οδηγία 2004/101/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 13.11.2004

[36] Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2004, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 26.2.2004

[37] ΜΕΜΟ/04/44: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την εμπορία εκπομπών και τα εθνικά σχέδια κατανομής (Κείμενο επικαιροποιημένο στις 06 Ιανουαρίου 2005), Βρυξέλλες, 04 Μαρτίου 2004

[38] Communication from the Commission of the European Communities, Brussels 7.1.2004, COM(2003) 830 final

[39] MEMO 06/02: Questions and Answers on national allocation plans for 2008-2012, Brussels, 9 January 2006

[40] Communication from the Commission of the European Communities, Brussels 22.12.2005, COM(2005) 703 final

[41] About EEX. Available: http://www.eex.de

[42] About Nord Pool. Available: http://www.Nord Pool.no

[43] About ECX. Available: http://europeanclimateexchange.com

[44] Powernext Carbon. Available: http://powernext.fr

[45] CO2 emissions trading. Available: http://exaa.at

[46] Chad Damro and Pillar Luaces-Mendes, “The Kyoto Protocol Emissions Trading System. An EU-US environmental flip-flop” European Union Center, Center for West European Studies, University of Pittsburgh, working paper n.5, August 2003.

[47] EU ETS. Available: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm

[48] Ε. Κακαράς, Δ. Γιαννακόπουλος, Χ. Χατζηλάου, «Τα εθνικά σχέδια κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και θέματα ηλεκτροπαραγωγής», ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ατμοπαραγωγών και Θερμικών Εγκαταστάσεων.

[49] New Values, Available: http://www.newvalues.net

[50] Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων εκπομπών για την περίοδο 2005-2007», Δεκέμβριος 2004.

[51] “Let the pressure begin”, Carbon Market Europe, November 11, 2005.

[52] “EC could come down hard on phase two NAPs”, Carbon Market Europe,

May 12, 2006.

[53] “Surplus EUAs for the year 2005”, Carbon Market Europe, April 28, 2006.

[54] ΕΠΕΜ (Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών), «Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2008-2012», 1η Ενημερωτική Ημερίδα- 1η Ιουνίου 2006, Αθήνα.

[55] Greece: Allocations, verified emissions and surrendered allowances and compliance status in the Community Independent Transaction Log, as of 24:00 30 April 2006. Available: http://ec.europa.eu/environment/ets

[56] Joint Implementation Supervisory Committee third meeting report. Available: http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings

[57] Point Carbon: “Indian Hydro projects come under close scrutinity”, CDM&JI Monitor, June 28, 2006

[58] Haege Fjellheim: “Commentary: More use of auctioning in Phase 2?”, Carbon Market Europe, June 23, 2006

[59] “European Emissions on the rise, Dimas eyes ETS solution”, Carbon Market Europe, June 23, 2006

[60] CDM Watch: “The World Bank and the Carbon Market: Rhetoric and Reality”, April 2005

[61] EU ETS Volumes, Carbon Market Europe, June 2, 2006

[62] Market data. Available: http://www.eex.de

[63] Point Carbon : Carbon Market Europe, September 9, 2005 to July 7, 2006

[64] International Federation of Technical Analysts: http://www.ifta.org

[65] Kris Voorspools : Carbon Weekly, Fortis Bank, March 5, 2006 to June 19, 2006

[66] Henrik Hasselknippe, Kjetil Roine: “Carbon 2006: Towards a truly global market”, Point Carbon, February 28, 2006

[67] Registered CDM Project Activities. Available: http://www.cdm.unfccc.int/Projects

[68] Point Carbon : CDM&JI Monitor

# Footnotes

Μετά από την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο (16/2/2005), η ετήσια πλέον Διάσκεψη των Μερών (Conference of the Parties-COP) ονομάζεται Συνάντηση των Μερών (Meeting of the Parties-MOP).

Ένα σύστημα cap-and-trade διαμορφώνεται με την απόδοση στην αγορά μικρότερης ποσότητας ενός αγαθού από την απαιτούμενη, έτσι ώστε η σπανιότητα του αγαθού να οδηγήσει σε συνθήκες δημιουργίας και λειτουργίας αντίστοιχης αγοράς.

ENPEP: (Energy and Power Evaluation Program) είναι ένα σύνολο από αναλυτικά εργαλεία σε υπολογιστή για ενεργειακό και περιβαλλοντικό προγραμματισμό.

# Text boxes

Νέα χρηματιστήρια (Powernext, EXAA)

Πτώση τιμών φ.αερίου

Άνοδος τιμών φ.αερίου, τιμών ηλεκτρισμού στη Γερμανία

Αποδοχή βρετανικού ΕΣΚ

Κακοκαιρία στη Κ.Ευρώπη

Λειτουργία ιταλικού ηλεκτρονικού μητρώου

Ανακοίνωση επαληθευμένων εκπομπών 05

Άνοδος τιμών πετρελαίου

Πτώση τιμών φ.αερίου

2/2005    Nord Pool

4/2005 ECX

7/2005

New Values

3/2005    EEX

6/2005

Powernext, EXAA