ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΥΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ηρώ  Θ. Οικονομίδη

Επιβλέπων:  Νικόλαος Ουζούνογλου

Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα,  Ιούλιος 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΥΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ηρώ Θ. Οικονομίδη

Επιβλέπων:  Νικόλαος Ουζούνογλου

Καθηγητής ΕΜΠ

Εγκρίθηκε από την τριμελή επιτροπή τον Ιούλιο 2006.

…………………                                              ……………………                                        ….……..………….

Νικόλαος Ουζούνογλου                                     Ηρακλής Αβραμόπουλος                                    Κωνσταντίνα Νικήτα

Καθηγητής ΕΜΠ                                               Αν. Καθηγητής ΕΜΠ                                         Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα, Ιούλιος 2006

Copyright ( Ηρώ Θ. Οικονομίδη, 2006

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ξεκίνησε με αφορμή την ιδέα της δημιουργίας ενός ‘‘μίνι μικροβιολογικού εργαστηρίου’’, όπου από τη μελέτη ενός ή δυο, το πολύ, κυττάρων θα οδηγούμαστε σε ακριβή συμπεράσματα, όπως με τη σημερινή εξέταση εκατοντάδων χιλιάδων κυττάρων του κοινού μικροβιολογικού εργαστηρίου. Η μελέτη βασίζεται στην επεξεργασία του πεδίου που προκύπτει ύστερα από τη σκέδασή του από το ή τα προς μελέτη κύτταρα. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας περιγράφεται το αρχικό στάδιο της μελέτης αυτής, η οποία περιλαμβάνει ένα και μόνο κύτταρο.

Η διάταξη, που μελετάται θεωρητικά, αποτελείται από ένα διηλεκτρικό υλικό απείρων διαστάσεων ως προς x και z και ημιάπειρων ως προς y. Στην επιφάνεια αυτού δημιουργούμε μια αυλάκωση ορθογωνικής διατομής όπου τοποθετούμε διηλεκτρικό υλικό μικρότερου δείκτη διάθλασης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας κυματοδηγός άπειρος ως προς z. Όλη η διάταξη βρίσκεται στον κενό χώρο, όπου τοποθετείται το προς μελέτη κύτταρο.

Η εργασία ξεκινά διεγείροντας τον κυματοδηγό με πηγές που βρίσκονται στα αρνητικά αυτού, σε άπειρη απόσταση. Λύνουμε αρχικά το πρόβλημα και προσδιορίζουμε το ρυθμό που κυματοδηγείται στη συγκεκριμένη διάταξη. Στη συνέχεια, αφού εκφράσουμε το πεδίο παντού στο χώρο, το υπολογίζουμε και το απεικονίζουμε με τη βοήθεια του matlab. Κατόπιν, μελετάμε τη σκέδαση από το κύτταρο του διαδιδόμενου πεδίου στον κενό χώρο. Το σκεδαζόμενο κύμα εισέρχεται ξανά στον κυματοδηγό και ‘‘ταξιδεύει’’ μαζί με το αρχικό. Η μελέτη του σήματος που συλλέγεται στα θετικά αυτού θα μας δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το κύτταρο. Η εργασία κλείνει προσδιορίζοντας το νεοεισερχόμενο κύμα με τη βοήθεια του matlab.

Λέξεις κλειδιά: διηλεκτρικό υλικό, κύτταρο, σκέδαση, μέθοδος διαταραχών, κυματοδηγούμενοι ρυθμοί, ρυθμοί ακτινοβολίας

Abstract

This diploma thesis started due to the idea of the creation of a “mini-microbiological laboratory”, where the examination of one or two cells will lead us to come to the conclusion of an accurate diagnosis like the conclusion of the examination of hundreds of thousands cells in a microbiological laboratory of today. This study is based on the process of the electromagnetic field which is created after its scattering from one or two cells. In this diploma thesis, we describe the initial stage of this study, which comprises one cell only.

We study theoretically the structure which consists of a dielectric waveguide with infinitive length. It is surrounded by its three sides by another dielectric material. This structure is placed into the vacuum space.

Firstly, we solve the problem and find the mode which “travels” into the waveguide. Then, we can find the field in every part of the space and draw it using matlab. After that, we can study the scattering of the vacuum propagating field from the cell and the part of field which comes back into the waveguide. This study will inform us about the cell, its place, its period of its life circle, etc.

Key words: dielectric material, cell, scattering, guided modes, radiation modes

Πρόλογος

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε με τη συνεργασία κι επίβλεψη του καθηγητή Νικολάου Κ. Ουζούνογλου. Το θέμα της αφορά την αλληλεπίδραση σωματιδίων με κυματοδηγούμενα κύματα σε οπτικούς κυματοδηγούς.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον κ. Ουζούνογλου για τη συνεχή και πολύτιμη βοήθειά του καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο διδάκτορα Νικόλαο Τσίτσα για τη σημαντική βοήθειά του στην εξοικείωσή μου με το matlab.

Ηρώ  Θ. Οικονομίδη

Αθήνα 2006

Περιεχόμενα

Διατύπωση του προβλήματος

Δεδομένα του προβλήματος

Κατάστρωση εξισώσεων

1.1 Ανάλυση ρυθμών

Το απλοποιημένο πρόβλημα

2.1 Το απλοποιημένο πρόβλημα

2.2 Οριακές συνθήκες

2.3 Συνθήκη κυματοδήγησης - Προσδιορισμός του β

Το μη-απλοποιημένο πρόβλημα

3.1 Το μη-απλοποιημένο πρόβλημα

3.2 Μετασχηματισμός της έκφρασης του πεδίου

3.3α Σκέδαση του κυττάρου- έκφραση του πεδίου

3.3β Σκέδαση του κυττάρου- ανάλυση

3.4 Οριακές συνθήκες

3.5 Σύνοψη του κεφαλαίου

3.6 Matlab

Το πεδίο εντός του κυματοδηγού

4.1 Το πεδίο στον κυματοδηγό

Παράρτημα 1: Κώδικες

Παράρτημα 2: Οι μεταβλητές και οι σημασίες τους

Διατύπωση του προβλήματος

Σε υλικό με δείκτη διάθλασης n, άπειρες διαστάσεις ως προς x και z και ημι-άπειρη ως προς y δημιουργούμε μια αυλάκωση ορθογωνικής διατομής στην επιφάνειά του, διαστάσεων a και b.  Στον χώρο αυτό τοποθετούμε διηλεκτρικό υλικό με δείκτη διάθλασης n και όλη η διάταξη τοποθετείται σε χώρο μαγνητικά αδρανή με δείκτη διάθλασης n. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας κυματοδηγός ορθογωνικής διατομής,  άπειρος ως προς z.

Στο χώρο πάνω από τον κυματοδηγό και σε μεταβαλλόμενη απόσταση y από την επιφάνεια αυτού βρίσκεται το προς μελέτη κύτταρο, το οποίο αναπαρίσταται με δυο ομόκεντρες σφαίρες. Η εσωτερική σφαίρα, ακτίνας β και δείκτη διάθλασης n, δηλώνει τον πυρήνα του κυττάρου, ενώ η εξωτερική που οριοθετεί τις διαστάσεις του ίδιου του κυττάρου έχει ακτίνα α και δείκτη διάθλασης n, αντίστοιχα.

Διεγείροντας το σύστημα με πηγή που βρίσκεται στο χώρο n αλλά σε άπειρη απόσταση από την αρχή των αξόνων, παίρνουμε στην περιοχή που μελετούμε –περί την αρχή των αξόνων- σήμα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Με βάση τη διάθλαση του κύματος στο χώρο n, τη σκέδασή του από το κύτταρο, την είσοδό του πάλι στον κυματοδηγό και τη μελέτη αυτού στα θετικά του άξονα z, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα όσον αφορά το κύτταρο, όπως την ακριβή του θέση, την φάση του κύκλου ζωής του, κ.τ.λ.

Δεδομένα του προβλήματος

Αρχικά δίνονται τιμές για κάποια μεγέθη του προβλήματος που μελετούμε. Οι δείκτες διάθλασης παντού στο χώρο είναι:

- για τον κενό χώρο

- για τον κυματοδηγό

- για τον περιβάλλοντα χώρο του κυματοδηγού

- για το κυτταρόπλασμα

- για τον πυρήνα του κυττάρου

Οι ακτίνες του κυττάρου και του πυρήνα αυτού είναι αντίστοιχα α=1μm και β=0.7μm, ενώ η απόσταση του κυττάρου από την πάνω επιφάνεια του κυματοδηγού μεταβάλλεται μεταξύ των 1.5μm και 10μm. Το μήκος κύματος της διαδιδόμενης ακτινοβολίας στον κυματοδηγό είναι λ=1.3μm ενώ οι διαστάσεις αυτού  a και  Παρατηρούμε ότι οι διαστάσεις του κυματοδηγού είναι μεγέθη της ίδιας τάξης με το μήκος κύματος λ=1.3μm κι επομένως ο κυματοδηγός παγιδεύει έναν μόνο ρυθμό.

Κεφάλαιο 1

Κατάστρωση εξισώσεων

Στο κεφάλαιο αυτό ξεκινούμε από τις εξισώσεις Maxwell, για να καταλήξουμε στην κυματική εξίσωση που πρέπει να ικανοποιούν τα πεδία σε κάθε περιοχή του χώρου. Επιπλέον προσδιορίζουμε τη μορφή του πεδίου παντού στο χώρο λαμβάνοντας υπόψη μας τη διάταξη του προβλήματος.

  - Ανάλυση ρυθμών

Θα ξεκινήσουμε φυσικά γράφοντας τις εξισώσεις του Maxwell για το χώρο με διηλεκτρική σταθερά ε:

(1.1)

Ο δείκτης διάθλασης n σχετίζεται με τη διηλεκτρική σταθερά με τη σχέση:

(1.2)

Επειδή αναφερόμαστε στην ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση ,  θα εφαρμόσουμε μετασχηματισμό Fourier ως προς τη χρονική μεταβλητή t, σύμφωνα με τη σχέση:

(1.3)

όπου η συνάρτηση F συμβολίζει οποιοδήποτε πεδιακό μέγεθος.  Έτσι, μπορούμε να απλοποιήσουμε τις σχέσεις (1.1) αντικαθιστώντας όπου

οπότε προκύπτουν

(1.4)

Ο μετασχηματισμός αυτός διευκολύνει την επίλυση των εξισώσεων του Maxwell αφού απαλείφεται η χρονική παράγωγος κι έτσι γίνεται απλούστερη η αποσύμπλεξή τους .

Στο προς μελέτη πρόβλημα,  παρατηρούμε αρχικά ότι δεν έχουμε χωρικά ρεύματα  καθώς και χωρικά φορτία ρ. Επομένως η εξίσωση (1.4γ) γίνεται :

(1.5)

Ξεκινώντας από την (1.4α) και παίρνοντας την περιστροφή και των δυο μελών, έχουμε:

.

Γνωρίζοντας ότι , η παραπάνω εξίσωση γίνεται:

(1.6)

Λαμβάνοντας υπόψη μας την (1.5), η (1.6) γίνεται:

(

.

Γνωρίζοντας ότι η σταθερά διάδοσης στον κενό χώρο, καταλήγουμε στην εξίσωση κυματοδήγησης:

(1.7α)

Παρατηρούμε ότι εάν ξεκινήσουμε από την εξίσωση  (1.4β) και ακολουθώντας μια αντίστοιχη πορεία θα καταλήξουμε στην ίδια εξίσωση (1.6) που θα πρέπει να ικανοποιεί το μαγνητικό πεδίο τώρα:

(1.7β)

Για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε σε scalar πεδίο και θα εξετάσουμε το πρόβλημα ως προς την τυχαία συνιστώσα Ψ, είτε ηλεκτρική είτε μαγνητική.

Γράφουμε μια ακόμη φορά την εξίσωση του Helmholtz που πρέπει να ικανοποιεί κάθε συνιστώσα Ψ του πεδίου :

(1.5)

Για να έχουμε κυματοδήγηση παράλληλα στον άξονα z πρέπει όλες οι πεδιακές συνιστώσεις να έχουν συμπεριφορά  , όπου ω είναι η κυκλική συχνότητα ακτινοβολίας , β η σταθερά διάδοσης (εδώ το πεδίο θεωρούμε ότι διαδίδεται κατά τα θετικά z, δηλ. ότι οι πηγές- διέγερση βρίσκονται στο  ) και t ο χρόνος. Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει, η αρμονική συμπεριφορά όλων των μεγεθών  καθώς και η εξάρτηση από το z, , αποσιωπώνται .

Γνωρίζουμε ότι  (  n (  n. Παρόλα αυτά, οι διαφορές μεταξύ τους είναι πολύ μικρές , γεγονός που μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τη μέθοδο Marcatili, σύμφωνα με την οποία το πεδίο στις γραμμοσκιασμένες περιοχές είναι αμελητέο και δεν λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη του προβλήματος. Μια άλλη ιδιότητα που απορρέει από τη μικρή διαφορά των δεικτών διάθλασης είναι αυτή της χαλαρής κυματοδήγησης, σύμφωνα με την οποία τα πεδία θα πρέπει να έχουν σχεδόν εγκάρσιο χαρακτήρα, δηλ. θα είναι της μορφής:

(1.8)

Κεφάλαιο 2

Το απλοποιημένο πρόβλημα

Στο κεφάλαιο αυτό θα απλοποιήσουμε λίγο το προς μελέτη πρόβλημα Θα μελετήσουμε τα πεδία στην εκάστοτε περιοχή του χώρου, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την ύπαρξη του κυττάρου. Αναπτύσσοντας έτσι τις οριακές συνθήκες στα σύνορα του κυματοδηγού θα προσδιορίσουμε τη μορφή του πεδίου που κυματοδηγείται καθώς κι αυτού που διαρρέει σε κάθε περιοχή του χώρου.

2.1  Το απλοποιημένο πρόβλημα

Θεωρούμε τη διάταξη η οποία περιγράφηκε στην αρχή της εργασίας, με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά αλλά χωρίς την ύπαρξη του κυττάρου. Λύνοντας το πρόβλημα αυτό, θα καταφέρουμε να προσδιορίσουμε το πεδίο παντού στο χώρο και να μελετήσουμε στη συνέχεια με βάση το διαδιδόμενο στο χώρο  το σκεδαζόμενο από το κύτταρο πεδίο. Η γεωμετρία του προβλήματος παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:

Ο χώρος στο συγκεκριμένο πρόβλημα χωρίζεται σε πέντε περιοχές Ο, Α, Β, Γ και Δ. Η περιοχή Ο αναφέρεται στο χώρο του κυματοδηγού, οι Β, Γ, Δ στο υλικό με δείκτη διάθλασης , ενώ η περιοχή Α στον κενό χώρο (οι ονομασίες αυτές των περιοχών του χώρου διατηρούνται σε όλη τη μελέτη του προβλήματος). Γνωρίζοντας την εξάρτηση του πεδίου από τη z συνιστώσα  καταπιανόμαστε με την επίλυση της δισδιάστατης εξίσωσης  Helmholtz , που ισχύει για κάθε  περιοχή του χώρου ξεχωριστά και δίνεται ως εξής:

(2.1)

Οι λύσεις της παραπάνω εξίσωσης είναι της μορφής:

(2.2α)

Βέβαια, στο συγκεκριμένο πρόβλημα θα μελετήσουμε την κυματοδήγηση ενός ρυθμού μόνο. Αυτό γιατί οι εγκάρσιες διαστάσεις του κυματοδηγού είναι συγκρίσιμες με το μήκος κύματος του πεδίου που διεγείρεται, γεγονός που υποδηλώνει τη μονορυθμική διάδοση στον κυματοδηγό.

Επομένως:

(2.2β)

και μέσω αυτής η (2.1) γίνεται:

(2.3)

Η γεωμετρική συμμετρία του προβλήματος θα μας οδηγήσει στον προσδιορισμό της θέσης του άξονα των συντεταγμένων ώστε να μπορέσουμε να διευκολυνθούμε στις πράξεις. Για το λόγο αυτό τοποθετούμε το κέντρο του συστήματος των καρτεσιανών συντεταγμένων που μελετούμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, στο κέντρο της άνω επιφάνειας του κυματοδηγού, ώστε να περιλαμβάνεται η συμμετρία του προβλήματος ως προς τον y-άξονα και να μην υποδηλώνεται αντίστοιχη ως προς τον x.

Επιπλέον, η γεωμετρική συμμετρία γύρω από τον άξονα y, μας επιτρέπει να αναλύσουμε το πεδίο θεωρώντας το είτε συμμετρικό (άρτιοι ρυθμοί Ψ(-x,y)=Ψ(x,y)) είτε μη συμμετρικό (περιττοί ρυθμοί Ψ(-x,y)=-Ψ(x,y)). Η υπέρθεση των άρτιων και των περιττών ρυθμών θα μας δώσει την πλήρη περιγραφή των πεδίων.

Άρτιοι ρυθμοί ως προς x

Λόγω της γεωμετρίας του συνόρου της εκάστοτε περιοχής που ζητάμε ικανοποίηση της εξίσωσης

Helmholtz , θα αναζητήσουμε λύσεις ειδικής μορφής, δηλ. εφαρμόζουμε τη μέθοδο των χωριζόμενων μεταβλητών:

Ψ(x,y)=X(x)Y(y).

χώρος  Ο

Η προς επίλυση εξίσωση για το χώρο Ο ( |x|(a/2 και –b ( y ( 0) είναι η εξής :

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω εξίσωση την ειδική μορφή του Ψ και διαιρώντας με αυτό κάθε μέλος της παίρνουμε:

(2.4)

Εφαρμόζοντας την (2.4) για δυο διαφορετικά σημεία (,y) και () και αφαιρώντας κατά μέλη τις προκύπτουσες δυο εξισώσεις παίρνουμε τη σχέση:

(2.5)

Επειδή τα ,  είναι αυθαίρετα, από την (2.5) προκύπτει ότι ισχύει η σχέση:

(2.6)

όπου (0 είναι σταθερά διαχωρισμού ανεξάρτητη του y . Κι άρα

Ομοίως προκύπτει η σχέση :

(2.7)

και η λύση αυτής είναι  Χ(x)= Γcos(x) μιας και αναφερόμαστε σε  άρτια συμμετρία ως προς x.

Επομένως συγχωνεύοντας τις σταθερές , το πεδίο στον χώρο Ο δίνεται ως εξής:

(2.8)

Όσον αφορά τις σταθερές διάδοσης  και ,θα πρέπει να είναι οι ίδιες κατά μήκος του x και y άξονα αντίστοιχα, δηλ. το ανα είναι σταθερό στους χώρους Δ, Ο, Β και το α στους Γ, Ο, Α μιας και οι περιοχές αυτές έχουν σταθερό πλάτος a και , αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομαλή διάδοση-εξασθένιση του πεδίου στους χώρους αυτούς. Αντικαθιστώντας τη  (2.8) στην (2.3), προκύπτει μια σχέση για τις σταθερές διάδοσης στον χώρο Ο:

(2.9)

χώρος Β

Για το χώρο Β ( |x|(a/2 και –b ( y ( 0),  η εξίσωση που πρέπει να ικανοποιεί το πεδίο είναι:

(2.10)

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, καταλήγουμε στα εξής:

μιας και το y περιορίζεται από τα –b και 0 όπως και στο χώρο O, το πεδίο θα διατηρήσει την υπάρχουσα εξάρτηση ως προς αυτό

ενώ  , αφού θέλω να ικανοποιείται η συνθήκη ακτινοβολίας στο άπειρο.

Επομένως,                                                    (2.11)

με               .                                                                                    (2.12)

χώρος Δ

Αντίστοιχα στο χώρο Δ( x(-a/2 και –b ( y ( 0 ) η εξίσωση που πρέπει να ικανοποιεί το πεδίο είναι η (2.10), ενώ :

(2.13)

ώστε να ικανοποιείται τη συνθήκη ακτινοβολίας στο -

και                                                                                                   (2.14)

Αυτό οφείλεται στη συμμετρία της διάταξης ως προς τον άξονα y, δηλ. το πεδίο διαδίδεται συμμετρικά στα θετικά και αρνητικά x.

χώρος Γ

Όμοια στο χώρο Γ(|x|(a/2 και y (-b), το πεδίο θα ικανοποιεί την ίδια εξίσωση:

Επιλύοντάς την με την προηγούμενη μέθοδο και λαμβάνοντας υπόψη τη συνθήκη ακτινοβολίας στο -, καταλήγουμε στα εξής:

(2.15)

με                                                                                                  (2.16)

Η σταθερά εξασθένισης παραμένει η ίδια, παρόλο που αναφερόμαστε στην y συνιστώσα. Αυτό συμβαίνει γιατί η εξασθένιση που υφίσταται ένα κύμα που διαρρέει σε ένα χώρο εξαρτάται από το υλικό αυτού. Άρα στον χώρο Α το πεδίο θα φθίνει εκθετικά με σταθερά εξασθένισης  .

χώρος Α

Τέλος στην περιοχή του κενού χώρου( |x|(a/2 και y( 0), η εξίσωση του πεδίου είναι:

(2.17)

και το πεδίο δίνεται:

(2.18)

με                                                                                                  (2.19)

Επιπλέον όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 1, η χρονική αλλά και η εξάρτηση ως προς z του πεδίου είναι κοινές σε όλες τις περιοχές του χώρου, γι’ αυτό δεν υπεισέρχονται στη μελέτη του προβλήματος.

Συνοψίζοντας έχουμε:

(2.8)

(2.17)

(2.11)

(2.15)

(2.13)

με

(2.9)

(2.12)

(2.16)

.                                                                                           (2.18)

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για τους περιττούς ρυθμούς ως προς x του πεδίου, καταλήγουμε σε παρόμοιες εξισώσεις και συμπεράσματα. Για το λόγο αυτό περιοριζόμαστε μόνο στη μελέτη των άρτιων ρυθμών στην παρούσα εργασία.

2.2 Οριακές συνθήκες

Για τον προσδιορισμό των άγνωστων συντελεστών  του πεδίου, θα εφαρμόσουμε οριακές συνθήκες στις διαχωριστικές επιφάνειες των μέσων. Βάση των εξισώσεων Maxwell, απαιτούμε συνέχεια των εφαπτομενικών συνιστωσών του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου στις x=a/2, y=-b και y=0, μιας και αναφερόμαστε σε διηλεκτρικά μέσα (δεν υπάρχουν ρεύματα ή φορτία).

Από το νόμο του Faraday, μπορούμε να εκφράσουμε το μαγνητικό πεδίο συναρτήσει του ηλεκτρικού, ως εξής:

(

=                  (

Όμως στο πρόβλημά μας γνωρίζουμε ότι  . Επομένως παίρνουμε :

(2.20)

Όπως προαναφέρθηκε, σε κάθε διαχωριστική επιφάνεια ζητούμε συνέχεια των εφαπτομενικών συνιστωσών του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, δηλ.

για  x=(a/2 θέλουμε:

(2.21)

Επομένως, έχουμε:

(2.21α) :

(2.21β) :   μπορεί να αμεληθεί εξαιτίας του εγκάρσιου χαρακτήρα του πεδίου

(2.21γ) :      και αφού το ((  καταλήγουμε στην:

μιας και το β είναι το ίδιο σε κάθε περιοχή του χώρου, εφόσον αναφερόμαστε στο ίδιο κύμα που διαδίδεται παντού.

(2.21δ) :

επειδή όμως για x=a/2=σταθερό και μεταβαλλόμενο y, μεταξύ –b και 0, το  παραμένει το ίδιο(σχ.2.21γ), δηλ. ,  και καταλήγουμε στη σχέση:                                 (2.22)

Ενώ, για y=-b ή 0 ζητούμε:

(2.23)

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία ,καταλήγουμε στα εξής:

(2.24)

Επομένως, αναφερόμενοι στο scalar πεδίο ζητάμε στην εκάστοτε επιφάνεια n, την εφαρμογή των συνθηκών:

(2.25)

Στις ίδιες ακριβώς εξισώσεις θα καταλήγαμε εάν παίρνοντας την εξίσωση που περιγράφει το νόμο των Ampere-Maxwell εκφράζαμε το ηλεκτρικό πεδίο συναρτήσει του μαγνητικού. Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία θα φτάναμε στις (2.25), μιας και αναφερόμαστε σε scalar πεδίο.

Άρα για την:

επιφάνεια x=a/2

(2.26)                (

(2.27)

(2.28)

Διαιρούμε κατά μέλη τις παραπάνω εξισώσεις και παίρνουμε:

(

(                                                                                       (2.29)

επιφάνεια x=-α/2

(2.30)

(2.30a) (                       (2.31)

(2.30b) (         (2.32)

Εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία όπως προηγουμένως καταλήγουμε στην ίδια υπερβατική εξίσωση (2.29). Αυτό είναι κάτι που περιμέναμε μιας και το πρόβλημά μας εμφανίζει συμμετρία ως προς τον y-άξονα κι επομένως το πεδίο διαδίδεται στους χώρους Β, Δ συμμετρικά .

επιφάνεια y=0

(2.33)

(2.33a)  (               (

(                                                        (

(                                                                                                                     (2.34)

(2.33b)  (           (

(                                                       (

(                                                                                                           (2.35)

επιφάνεια y=-b

(2.36)

Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις των πεδίων, έχουμε:

(2.36a)  (                           (

(                                                                               (2.37)

(2.36b) (                    (

(                          (

(                                                                       (2.38)

Εάν τώρα αντικαταστήσουμε τη (2.37) στην (2.38), παίρνουμε:

όπου κάνοντας τις πράξεις και θέτοντας το ίσο με , όπως υπολογίστηκε από την (2.35), παίρνουμε:

(2.39)

Κι επομένως το σύστημα που εκφράζει τη συνθήκη κυματοδήγησης του προβλήματος που μελετάμε, είναι:

(2.40)

η λύση του οποίου θα μας προσδιορίσει τον κυματοδηγούμενο ρυθμό της διάταξης.

2.3 Συνθήκη κυματοδήγησης – Προσδιορισμός του β

Από τα δεδομένα του προβλήματος παρατηρούμε ότι η διάσταση του κυματοδηγού ως προς x (a=10λ) είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την y διάσταση αυτού (b=λ/2). Επομένως ο προσδιορισμός της σταθεράς διάδοσης ως προς z του κυματοδηγούμενου ρυθμού, β, μπορεί να προσεγγιστεί θεωρώντας το a(( και το b πεπερασμένο, ενώ η προς μελέτη διάταξη θα πάρει τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα:

Βασιζόμενοι στο παραπάνω σχήμα και ακολουθώντας τη διαδικασία που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες παραγράφους, παίρνουμε τις εξής εκφράσεις για το πεδίο:

(2.41)

ενώ ισχύουν και οι σχέσεις:

(2.42)

(2.43)

(2.44)

ύστερα από την εφαρμογή των εκφράσεων του πεδίου στη μονοδιάστατη εξίσωση Helmholtz που ικανοποιούν.

Εφαρμόζοντας, τώρα, τις οριακές συνθήκες  στις επιφάνειες y=0 και y=-b, παίρνουμε:

y=0

=

(2.45)

και

(2.45α)    (                                                                                                                  (2.46)

(2.45β)   (                    (                                                              (2.47)

y=-b

=

(2.48)

και

(2.48α)    (                                                                            (2.49)

(2.48β)    (                                                                (2.50)

Διαιρώντας τώρα κατά μέλη τις (2.49) και (2.50) και λαμβάνοντας υπόψη μας την (2.47), παίρνουμε:

(

(

Πολλαπλασιάζουμε την παραπάνω εξίσωση με  και διαιρώντας με , το οποίο είναι διάφορο του μηδενός, παίρνουμε:

και κάνοντας πράξεις φέρνουμε την παραπάνω εξίσωση στην εξής μορφή:

(2.51)

για  , η(2.51) γίνεται:

(

(                                                             (

(                                                                                   (

(                                                                      (

(                                      (

(                                                        (2.52)

Η παραπάνω εξίσωση έχει ως λύσεις :

(2.53)

Έστω ότι αναφερόμαστε στους άρτιους ρυθμούς ως προς y, αντίστοιχα ισχύουν και για τους περιττούς:

(2.54)

Επομένως, εάν αντικαταστήσουμε τα  και στην εξίσωση (2.54), την γράφουμε σε ανοικτή μορφή:

(2.55)

κι άρα έχουμε τρεις περιοχές που θα κυμαίνεται το β:

(I)

(II)

(III)

Αμέσως παρατηρούμε ότι για τις περιοχές (Ι) και (ΙΙΙ) η εξίσωση (2.55) δε μπορεί να ικανοποιηθεί αφού το ένα μέρος της είναι φανταστικό και το άλλο πραγματικό. Στην περιοχή (ΙΙ), όμως, έχουμε και τα δύο μέλη αυτής πραγματικά. Άρα συμπεραίνουμε ότι το πεδίο κυματοδηγείται κατά τον άξονα x, μόνο όταν το  βρίσκεται μεταξύ των  και , δηλ. .

για  , η(2.51) γίνεται:

(

(                                                          (

(

και κάνοντας τις πράξεις και προσθαφαιρώντας το από το πρώτο μέλος έχουμε :

(

(

(2.56)

Όπως προαναφέραμε υποθέτουμε ότι διεγείρεται ένας από τους άρτιους, ως προς y, ρυθμούς και θα τον προσδιορίσουμε εφαρμόζοντας τη μέθοδο των διαταραχών στην εξίσωση (2.56). Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσουμε τον πρώτο παράγοντα του πρώτου μέλους της (2.56) σε πολυώνυμο Taylor γύρω από το σημείο  που αντιστοιχεί σε λύση αυτής  και παίρνουμε:

Αντικαθιστώντας τώρα στην (2.56)  , βρίσκουμε τη διόρθωση Δβ του κυματοδηγούμενου ρυθμού.

Όσα προαναφέρθηκαν γίνονται με τη βοήθεια του matlab από όπου προέκυψαν τα εξής:

και              (

(

Κεφάλαιο 3

Το μη-απλοποιημένο πρόβλημα

Στο κεφάλαιο αυτό λύνουμε το πρόβλημα παρουσία του κυττάρου στο χώρο Α. Εφαρμόζουμε τις οριακές συνθήκες στις επιφάνειες που διαχωρίζουν τις περιοχές του χώρου, Προκύπτει ένα γραμμικό σύστημα το οποίο λύνουμε υπολογιστικά με τη βοήθεια του matlab κι έτσι προσδιορίζουμε με τον τρόπο αυτό το πεδίο στο χώρο πάνω από τον κυματοδηγό.

3.1 Το μη-απλοποιημένο πρόβλημα

Θεωρούμε τη διάταξη η οποία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Σε απόσταση , η οποία μεταβάλλεται μεταξύ των 1.5μm και 10μm, βρίσκεται τοποθετημένο το προς μελέτη κύτταρο, το οποίο προσομοιάζεται όπως έχουμε ήδη αναφέρει με δυο ομόκεντρες σφαίρες ακτίνων β=0.7μm και α=1.0μm αντίστοιχα, μια για τον πυρήνα και μια για την κυτταρική μεμβράνη.

Η περιοχή Α του χώρου στην περίπτωση του μη απλοποιημένου προβλήματος διαιρείται σε τρεις επιμέρους, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα. Συμβολίζουμε με β την περιοχή του πυρήνα του κυττάρου, με α την περιοχή του κυτταροπλάσματος, ενώ με Α θεωρούμε την περιοχή που περιβάλλει όλο το κύτταρο.

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τη σκέδαση του πεδίου από το κύτταρο και με τη χρήση των οριακών συνθηκών θα το προσδιορίσουμε με ακρίβεια στις τρεις περιοχές. Σε κάθε μία από τις περιοχές πρέπει να λυθεί η δισδιάστατη εξίσωση του Helmholtz, μιας και είναι γνωστή η εξάρτηση από το z παντού στο χώρο,  . Επιπλέον αμελούμε στη μελέτη μας τη χρονική εξάρτηση του πεδίου που είναι ίδια για κάθε συνιστώσα αυτού. Έτσι παίρνουμε:

(3.1)

η οποία , όπως έχουμε δείξει,  καταλήγει στην:

(3.2)

όπου με β έχουμε συμβολίσει τον αρχικό ρυθμό που κυματοδηγεί η διάταξη.

Από την παραπάνω σχέση θα υπολογίσουμε το πεδίο στο χώρο πάνω από τον κυματοδηγό. Κατόπιν θα εφαρμόσουμε τις οριακές συνθήκες, συνέχεια του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

συμβολίζοντας με n την εκάστοτε διαχωριστική επιφάνεια και χαρακτηρίζοντας με 1 και 2 τους χώρους γύρω από αυτή.

3.2 Μετασχηματισμός της έκφρασης του πεδίου

Το πεδίο που διαρρέει στο χώρο Α, πάνω από τον κυματοδηγό, δίνεται από τη σχέση:

(2.18)

Πολλαπλασιάζουμε την παραπάνω έκφραση του πεδίου και ταυτόχρονα τη διαιρούμε με και παίρνουμε:

(2.18’)

Η (2.18’) θα μας δώσει την ίδια τιμή στο χώρο με την (2.18). Μόνο που τώρα έχουμε μεταφέρει το κέντρο του συστήματος συντεταγμένων στο κέντρο του κυττάρου, γεγονός που θα μας διευκολύνει στις πράξεις που θα ακολουθήσουν, ενώ οι τιμές του πεδίου δεν έχουν αλλοιωθεί στο χώρο (εδώ τα x, y, z αναφέρονται στο αρχικό σύστημα συντεταγμένων).

Θεωρώντας ότι    (     κι έτσι καταλήγουμε στην εξής έκφραση για το πεδίο:

,

όπου θέτουμε   και εκφράζουμε το διάνυσμα  ως το εσωτερικό  γινόμενο δυο διανυσμάτων   και . Ύστερα από αυτά το πεδίο γίνεται:

(3.4)

όπου το   είναι ένα τυχαίο διάνυσμα θέσης στο χώρο με δείκτη διάθλασης .Θέτουμε τώρα τη γωνία μεταξύ των δυο διανυσμάτων και  ίση με Θ και έχουμε:

(3.5)

όπου                                                           (3.6)

οι δυο σφαιρικές συντεταγμένες του   και

οι αντίστοιχες σφαιρικές συντεταγμένες του .

Οι γωνίες του διανύσματος   είναι γνωστές μιας και αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο διάνυσμα, σε αντίθεση με αυτές του που αναφέρονται στο εκάστοτε διάνυσμα του χώρου που μελετάμε. Επομένως, οι  γωνίες δίνονται από τις σχέσεις:

(3.7)

Είναι γνωστό ότι η (3.5) ικανοποιεί την κυματική εξίσωση του Helmholtz για το scalar πεδίο που μελετάμε και μπορεί να την εκφραστεί ως εξής:

(3.8)

όπου με  και συμβολίσαμε τα μέτρα των αντίστοιχων διανυσμάτων. Εκφράζοντας, τώρα, τη γωνία Θ συναρτήσει των γωνιών των δυο διανυσμάτων που τη σχηματίζουν και προσδιορίζοντας τη διεύθυνση διάδοσης του πεδίου με τις τυχαίες γωνίες θ και φ καταλήγουμε στα εξής:

=

(3.9)

Επομένως η έκφραση για το πεδίο στο χώρο Α με δείκτη διάθλασης  γίνεται:

και συγκεκριμένα το προσπίπτον στην εξωτερική επιφάνεια του κυττάρου, αντικαθιστώντας το με το ίσο του, δίνεται από τη σχέση:

όπου   και   , μιας και το κύτταρο προσομοιάζεται με δυο ομόκεντρες σφαίρες ακτίνας α και β (α ( β) και δείκτη διάθλασης  και , αντίστοιχα.

3.2a   Σκέδαση του κυττάρου-έκφραση του πεδίου

Το σκεδαζόμενο και το διαδιδόμενο πεδίο στο κύτταρο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα ικανοποιούν την κυματική εξίσωση του Helmholtz σε σφαιρικές συντεταγμένες :

(3.10)

με i=α,β,0 ανάλογα με την περιοχή του χώρου στην οποία αναφερόμαστε

και εκφράζοντάς την σε σφαιρικές συντεταγμένες έχουμε:

(3.10a)

όπου (r,θ,φ) οι σφαιρικές συντεταγμένες  με    και .

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των χωριζόμενων μεταβλητών στην εξίσωση (3.10a) , θα λάβουμε το  στην εξής μορφή:

(3.11)

Αντικαθιστώντας στη συνέχεια την (3.11) στην (3.10a) και διαιρώντας και τα δύο μέλη με , παίρνουμε:

(3.12)

Η (3.12) πρέπει να ισχύει για κάθε σημείο (r, θ, φ). Αν την εφαρμόσουμε διαδοχικά για τα σημεία  και  με  και αφαιρέσουμε κατά μέλη τις προκύπτουσες δυο εξισώσεις, παίρνουμε τη σχέση:     . Επειδή τα ,  είναι τυχαία, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι

(3.13a)

γιατί ζητώ να έχω περιοδική λύση ως προς φ, μιας και η διάταξη εμφανίζει συμμετρία γύρω από τον φ-άξονα. Άρα:

(3.13a)      (           (             με   m=0,1,2,3…..    (3.14)

Συνεχίζουμε αντικαθιστώντας την (3.13a) στη (3.12) και έχουμε:

(3.15)

Εφαρμόζουμε την παραπάνω εξίσωση για τα σημεία  και  , αφαιρούμε κατά μέλη τις προκύπτουσες εξισώσεις και παίρνουμε την εξής σχέση:

που δηλώνει ότι η ποσότητα εντός των αγκυλών είναι σταθερή και ανεξάρτητη του θ, μιας και τα,  είναι τυχαία και διάφορα μεταξύ τους. Εάν αυτή τη σταθερά διαχωρισμού τη  συμβολίσουμε με , τότε παίρνουμε την παρακάτω διαφορική εξίσωση για τη Θ(θ):

(3.13b)

Επομένως ,κάνοντας  τις πράξεις καταλήγουμε στη γνωστή συσχετισμένη διαφορική εξίσωση Legendre:

(3.16)

όπου για να λάβουμε τη συγκεκριμένη μορφή θέσαμε  με  n=0,1,2…  κάτι που μπορούμε να κάνουμε μιας και η σταθερά είναι ακέραιος αριθμός. Αυτό μπορούμε να το υποθέσουμε, μιας και αναφερόμαστε σε σφαιρική διάταξη απεριόριστη ως προς θ.

Εξαιτίας της πλήρους σφαιρικής διάταξης, παίρνουμε ως λύσεις:

(3.17)

όπου  και  είναι οι συσχετισμένες συναρτήσεις Legendre πρώτου και δεύτερου είδους αντίστοιχα. Οι  συναρτήσεις αυτές, μεταξύ των άλλων, έχουν τις παρακάτω ιδιότητες :

- ,    για m ( n.

- Για m=0 (οπότε έχουμε ανεξαρτησία από φ) ισχύουν οι σχέσεις

,       όπου  είναι τα πολυώνυμα Legendre και  είναι οι συναρτήσεις Legendre δευτέρου είδους.

Η εξίσωση (3.12) με βάση την (3.13b) γίνεται:

(3.18)

και κάνοντας τις πράξεις, καταλήγουμε στη σφαιρική εξίσωση Bessel:

(3.19)

Οι λύσεις της (4.19) είναι γνωστές σαν σφαιρικές συναρτήσεις Bessel και περιλαμβάνουν :

- Τις σφαιρικές συναρτήσεις Bessel πρώτου είδους,

- Τις σφαιρικές Bessel δεύτερου είδους,

- Τις σφαιρικές Hankel πρώτου είδους, = +j

- Τις σφαιρικές Hankel δεύτερου είδους, = - j

Οι σφαιρικές συναρτήσεις  , ,  και   συνδέονται με τις κυλινδρικές συναρτήσεις Bessel , , , , αντίστοιχα, μέσω των παρακάτω σχέσεων:

,     ,     και

Οι αναλυτικές ιδιότητες των σφαιρικών συναρτήσεων Bessel προκύπτουν από τις ιδιότητες των αντίστοιχων κυλινδρικών συναρτήσεων. Για n ακέραιο και όρισμα πραγματικό οι παραπάνω συναρτήσεις είναι αναλυτικές παντού στο χώρο.

Οποιεσδήποτε δύο από τις  {, , , } είναι γραμμικά ανεξάρτητες μεταξύ τους κι επομένως η γενική λύση της (4.19) μπορεί να γραφεί:

ή                                                                                                                                   (3.20)

Γενικά για n ακέραιο ισχύουν οι τύποι του Rayleigh:

,

3.2b Σκέδαση του κυττάρου - ανάλυση

Στο χώρο με δείκτη διάθλασης διαδίδεται το πεδίο , όπως αυτό υπολογίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο:

Το πεδίο αυτό προσπίπτει στην εξωτερική επιφάνεια του κυττάρου, ακτίνας r=α, την κυτταρική μεμβράνη και κατόπιν ένα μέρος του διαδίδεται στο κυτταρόπλασμα, χώρος με δείκτη διάθλασης , ενώ το υπόλοιπο σκεδάζεται απ’ αυτό.

Το σκεδαζόμενο και το διαδιδόμενο πεδίο θα ικανοποιούν την κυματική εξίσωση Helmholtz σε σφαιρικές συντεταγμένες., (3.12).

Επομένως για το πεδίο ,, που διαδίδεται στο χώρο με δείκτη διάθλασης , , έχουμε:

(3.12a)

Λαμβάνοντας υπόψη μας όσα προηγήθησαν καθώς και τη γεωμετρία του χωρίου στο οποίο αναφερόμαστε, καταλήγουμε στα εξής :

(3.11)

με

m=0, 1, 2, 3…..                                               (3.14),

για να ικανοποιείται η περιοδικότητα ως προς φ.

(3.21)

όπου θέσαμε γιατί θέλουμε στα θ=0,π το πεδίο να είναι πεπερασμένο μιας και δεν υπάρχουν σημειακές ή γραμμικές πηγές εκεί.

και

(3.22)
που ικανοποιούν τη γεωμετρία του προβλήματος.

Άρα, το διαδιδόμενο πεδίο στο χώρο , με  ,    και , δίνεται από τη σχέση:   (3.23)

Ο όρος που εξετάζει την ημιτονική μεταβολή ως προς τη γωνία φ περιέχει δυο ανεξάρτητες λύσεις, την   και την  ,με αποτέλεσμα αυτές να μπορούν να εξετάζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό καθώς και για τη διευκόλυνσή μας όσον αφορά τους υπολογισμούς, θα εξετάσουμε μόνο τον ένα όρο της Φ(φ). Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τον δεύτερο.

Επομένως,

(3.23a)

Ανάλογα γίνεται και η μελέτη για το σκεδαζόμενο πεδίο στην επιφάνεια , ,  το οποίο με τη σειρά του ικανοποιεί κι αυτό την

(3.12b)

της οποίας οι λύσεις είναι οι εξής:

m=0,1,2,3…..                                                  (3.14),

για να ικανοποιείται η περιοδικότητα ως προς φ.

(3.21)

όπου θέσαμε γιατί θέλουμε στα θ=0,π το πεδίο να είναι πεπερασμένο μιας και δεν υπάρχουν σημειακές ή γραμμικές πηγές εκεί.

ενώ

(3.22)

που ικανοποιούν τη γεωμετρία του προβλήματος.

Η εξάρτηση από τα θ και φ παραμένει η ίδια, αφού οι δυο περιοχές του χώρου είναι όμοιες – πλήρεις. Γνωρίζοντας την αρμονική χρονική μεταβολή των πεδίων της μορφής , μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο όρος αναπαριστά σφαιρικό κύμα που οδεύει κατά την ακτινική διεύθυνση με φορά προς τη σφαιρική επιφάνεια . Αντίθετα ο πρώτος όρος δηλώνει σφαιρικό κύμα που οδεύει ακτινικά προς τη θέση .

Επειδή στο χώρο , , το κύμα κατευθύνεται προς το  απομακρυνόμενο από την επιφάνεια , θέτουμε  κι άρα:

(3.22b)

θα είναι η εξάρτησή του από την ακτίνα r. Δηλ. το πεδίο στον περιβάλλοντα χώρο του κυττάρου δίνεται:

(3.23)

Το κύμα που έχει διαπεράσει την εξωτερική επιφάνεια του κυττάρου και διαδίδεται στο χώρο με δείκτη διάθλασης  , προσπίπτει με τη σειρά του στην πυρηνική μεμβράνη, επιφάνεια με  κι ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία μπορούμε να υπολογίσουμε το εισερχόμενο σ’ αυτό και σκεδαζόμενο, αντίστοιχα, πεδίο. Και τα δύο πεδία θα ικανοποιούν την κυματική εξίσωση του Helmholtz σε σφαιρικές συντεταγμένες. Επομένως, με ανάλογες διαδικασίες καταλήγουμε στα εξής:

(3.24)

για το διαδιδόμενο στον πυρήνα πεδίο. Στο χώρο αυτό περιέχεται το σημείο με όπου η σφαιρική Neumann απειρίζεται. Για το λόγο αυτό μηδενίζουμε τον συντελεστή της και παίρνουμε μόνο την Bessel (3.23).

Ενώ στο χώρο με , το σκεδαζόμενο από τον πυρήνα πεδίο δίνεται:
             .   (3.25)

Συνοψίζοντας έχουμε:

+

+          (

(

=

+            (

(      =+

+

3.3 Οριακές συνθήκες

Οι άγνωστοι συντελεστές του πεδίου θα προσδιοριστούν εφαρμόζοντας τις οριακές συνθήκες στις διαχωριστικές επιφάνειες των τριών περιοχών,   και  . Στις επιφάνειες αυτές ζητούμε συνέχεια ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, οι οποίες όπως ήδη έχουμε περιγράψει σε προηγούμενη παράγραφο εκφράζονται με:

όπου με n συμβολίζουμε την εκάστοτε διαχωριστική επιφάνεια και  1,2  τις περιοχές στις οποίες διαιρείται ο χώρος.

Επομένως για  έχουμε:

(3.26)

(3.26a)     (                                 (

(        +   =

Στο σημείο αυτό μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ορθογωνιότητα των συναρτήσεων  για να αποφύγουμε το άθροισμα ως προς m. Για το λόγο αυτό πολλαπλασιάζουμε με   και ολοκληρώνουμε σε μια περίοδο, δηλ. από  φ=0 έως 2π.

+

=

=         (3.27)

Όμως γνωρίζουμε ότι ισχύει:

(3.28)

κι άρα από το άθροισμα μένει μόνο ο όρος με m=m’.

Επίσης:

=  +

+  =

=  =

=

Ύστερα από τα παραπάνω, η σχέση (4.30) γίνεται:

+

+     =     (

(

+ =   (3.29)

Ακολούθως για να απαλλαγούμε κι από το δεύτερο άθροισμα θα εκμεταλλευτούμε την ορθογωνιότητα των συναρτήσεων Legendre με όρισμα που κυμαίνεται από -1 σε 1. Είναι γνωστό ότι:

(3.30)

Επομένως, πολλαπλασιάζουμε κάθε μέλος της (3.32) με και ολοκληρώνουμε από -1 εως 1:             +   =

= (

(

=                                               (3.31)

Με ανάλογη διαδικασία από την (4.26b) παίρνουμε:

=                   (

(                 =                                   (3.32)

Εφαρμόζοντας τα ίδια στην επιφάνεια  , έχουμε:

=                                              (3.33)

και

=                                     (3.34)

3.4 Σύνοψη κεφαλαίου

Για κάθε περιοχή στο χώρο πάνω από τον κυματοδηγό έχω:

(3.35)

+

+          (

(              (3.36)

+            (

+

+                                             (3.37)

όπου οι άγνωστοι συντελεστές υπολογίζονται από τις σχέσεις :

=                                                 (3.31)

=                                                     (3.32)

=                                                                (3.33)

=                                                    (3.34)

3.5 Matlab

Στη συγκεκριμένη παράγραφο λύνουμε το σύστημα των τεσσάρων εξισώσεων, που προκύπτουν ύστερα από την εφαρμογή των οριακών συνθηκών. Περιγράφουμε συνοπτικά τις συναρτήσεις σε matlab οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επίλυση του συστήματος, την εύρεση των συντελεστών και τον προσδιορισμό της τιμής της κάθε συνιστώσας του πεδίου παντού στο χώρο πάνω από τον κυματοδηγό. Τέλος παρουσιάζεται το πεδίο γραφικά.

Εύρεση των άγνωστων συντελεστών

Από την εξίσωση (3.32) του προς επίλυση συστήματος εκφράζουμε το  συναρτήσει των  και :

(3.32a)

Όμοια από την (3.33) προκύπτει το :

(3.33a)

Αντικαθιστούμε στη συνέχεια την (3.33a) στη (3.34) και παίρνουμε:

= (

(          +

+     =   0                        (3.38a)

Όμοια αντικαθιστώντας την (3.32a) στην (3.31) και κάνοντας τις πράξεις παίρνουμε:

+

=                (3.38b)

Στη συνέχεια θέτοντας :

Αt  =

B1 =

C1 =

B2 =

C2 =  ,

το σύστημα (3.38) λαμβάνει τη μορφή:

απ’ όπου εύκολα μπορούμε να λύσουμε ως προς  και :

(3.39)

και

(3.40)

Οι εξισώσεις προσδιορισμού των συντελεστών ισχύουν για κάθε n , m (   με  . Επομένως στον προσδιορισμό των άγνωστων συντελεστών έχουμε λάβει υπόψη μας τη μορφή που θα έχουν συνολικά, δηλ.

=

Παραθέτουμε στο Παράρτημα 1 τον κώδικα σε γλώσσα Matlab, ο οποίος λύνει το πρόβλημα που προαναφέραμε. Η λύση σε αυτό περιέχεται στο αρχείο emf (electromagnetic field). Το αρχείο αυτό υπολογίζει αρχικά τον πίνακα των συντελεστών  και μέσω των σχέσεων (3.39), (3.32a) και (3.33a) τους ,  και  αντίστοιχα, κι έτσι προσδιορίζει το πεδίο παντού στο χώρο πάνω από τον κυματοδηγό. Έχουν δημιουργηθεί και κάποια μικρά προγράμματα που υπολογίζουν τις σφαιρικές συναρτήσεις Bessel, Neumann, Hankel, Legendre από τις αντίστοιχες κυλινδρικές καθώς κι επίσης ένα πρόγραμμα που υπολογίζει το παραγοντικό, για να βοηθήσουν στον υπολογισμό του πεδίου. Στη συνέχεια προσεγγίζουμε το χώρο του γραφήματος με σφαιρικές συντεταγμένες ,για τη σωστή αναπαράσταση του πεδίου. Τέλος υπολογίζουμε το πεδίο και αναπαριστούμε την ένταση αυτού παντού στο χώρο πάνω από τον κυματοδηγό.

Συμπεράσματα

Ας δούμε τώρα τη μορφή του πεδίου μεταβάλλοντας την απόσταση του κυττάρου από την πάνω επιφάνεια του κυματοδηγού, , η οποία κυμαίνεται από 1.5μm έως 10μm.. Στα σχήματα που ακολουθούν, η άνω επιφάνεια του κυματοδηγού ταυτίζεται με την κάτω πλευρά της εικόνας, ενώ η απόσταση  υπολογίζεται από το κέντρο του κυματοδηγού. Αυτός είναι κι ο λόγος που ανάλογα με την απόσταση βλέπουμε και το κύτταρο να αλλάζει σχήμα- ακριβώς γιατί το κέντρο της εικόνας ταυτίζεται με το κέντρο του κυττάρου ενώ η απόσταση από το κέντρο μέχρι την κάτω πλευρά αυτής με την απόσταση.

Αρκούμαστε σε δισδιάστατες απεικονίσεις του πεδίου στο χώρο πάνω από τον κυματοδηγό, μιας κι όπως έχει αναφερθεί στις περιοχές αυτές του χώρου το πεδίο εμφανίζει σφαιρική συμμετρία

για

Παρατηρούμε ότι καθώς απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια του κυττάρου το πεδίο φθίνει, όπως έχουμε ήδη περιγράψει. Η εξασθένιση αυτή του πεδίου είναι τόσο έντονη που η έντασή του στην πάνω επιφάνεια του κυματοδηγού,  είναι σχεδόν μηδενική. Επιπλέον, το πεδίο, στο χώρο με δείκτη διάθλασης , φαίνεται πολύ εξασθενημένο εξαιτίας των στάσιμων κυμάτων που το αποτελούν , ενώ στον πυρήνα η έντασή του λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της.

Εάν τώρα τοποθετήσουμε το κύτταρο πιο κοντά στον κυματοδηγό, σε απόσταση δηλ. ίση με 6μm, και διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό,  παίρνουμε:

Μειώνουμε τώρα στο ελάχιστο την απόσταση του κυττάρου από τον κυματοδηγό, , διατηρούμε τη σταθερά διάδοσης και παίρνουμε:

Παρατηρούμε, τώρα, ότι καθώς το κύτταρο πλησιάζει τον κυματοδηγό η ένταση του πεδίου στον πυρήνα του αυξάνεται, καθώς επίσης και το ακτινοβολούμενο πεδίο στον περιβάλλοντα χώρο του. Το πεδίο στην πάνω πλευρά του κυματοδηγού δεν έχει τώρα τόσο μικρή τιμή, γεγονός που μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε το επόμενο στάδιο της μελέτης, δηλ. να υπολογίσουμε το πεδίο που εισέρχεται στον κυματοδηγό και μελετώντας το να προβούμε σε συμπεράσματα για το κύτταρο.

Κεφάλαιο 4

Το πεδίο εντός του κυματοδηγού

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το σήμα που ‘ταξιδεύει’ στα θετικά του κυματοδηγού και συγκεκριμένα με αυτό που εισέρχεται στο χώρο Ο ύστερα από τη σκέδαση του κυττάρου. Μελετώντας το κύμα αυτό θα προσπαθήσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το ίδιο το κύτταρο.

4.1Το πεδίο στον κυματοδηγό

Το πεδίο στον ελεύθερο χώρο πάνω από τον κυματοδηγό, όπως έχουμε ήδη μελετήσει, δίνεται από τη σχέση:

+

+                                            (4.1)

το οποίο περιγράφεται σε σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων με κέντρο του τον πυρήνα του κυττάρου.

Θα πρέπει τώρα να εκφράσουμε τη σχέση (4.1) σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων με κέντρο το κεντρικό σημείο της άνω επιφάνειας του κυματοδηγού. Η μετατροπή αυτή θα γίνει σταδιακά, δηλ. πρώτα θα εκφράσουμε το πεδίο σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων ως προς το κέντρο του κυττάρου και στη συνέχεια θα γίνει μεταφορά του κέντρου από το κύτταρο στον κυματοδηγό. Επομένως:

+     που

αναπαριστά τη μορφή του πεδίου σε σταθερό επίπεδο . Κατόπιν, ζητάμε μεταφορά του συστήματος συντεταγμένων από τη θέση (0,0,0) στη θέση , που δηλώνει το κέντρο της άνω επιφάνειας του κυματοδηγού. Για το λόγο αυτό θέτουμε όπου x  το x’-x0 , y το y’-y0 και z το z’-z0 (όπου τα x’, y’, z’ αναφέρονται στο σύστημα συντεταγμένων με κέντρο το μέσο της άνω επιφάνειας του κυματοδηγού), αντίστοιχα. Έτσι, παίρνουμε:

+

(4.2)

Στη συνέχεια, τα x’, y’, z’ συμβολίζονται απλά με x,y,z. Υπογραμμίζουμε, όμως , ότι αναφέρονται στο νέο σύστημα συντεταγμένων.

Μέρος του πεδίου αυτού εισέρχεται ξανά στον κυματοδηγό και ταξιδεύει μέσα σ’ αυτόν, κατά τα θετικά αλλά και τα αρνητικά z. Επομένως το πεδίο εντός του κυματοδηγού σ’ ένα σταθερό επίπεδο z μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα μικτό άθροισμα κυματοδηγούμενων κυμάτων (guided modes) και ρυθμών ακτινοβολίας (radiation modes):

(4.3)

όπου β δείχνει το ρυθμό που κυματοδηγείται αρχικά, ενώ τα δηλώνουν τους ακτινοβολούμενους ρυθμούς που εισέρχονται στον κυματοδηγό.

Τελικά η μορφή του πεδίου, ύστερα από όσα προηγήθηκαν, έχει ως εξής:

(4.4)

όπου τα  για i =1….Na  και  με το β να δηλώνει τη σταθερά διάδοσης του ρυθμού που διεγείρεται από τη διάταξη.

Παρόλο που στον κυματοδηγό, ύστερα από τη σκέδαση του πεδίου στο κύτταρο, εισέρχονται πολλοί ρυθμοί, ένας μόνο από αυτούς κυματοδηγείται για το λόγο που έχουμε προαναφέρει. Επομένως  κι άρα έχουμε:

(4.5)

Στη συνέχεια αγνοώντας το πεδίο που προϋπάρχει στον κυματοδηγό, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε το κύμα που εισέρχεται σε αυτόν και συγκεκριμένα το συντελεστή αυτού , ως το πηλίκο δυο αριθμητικών ολοκληρώσεων,  χρησιμοποιώντας το matlab. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής προκύπτει ως εξής:

=  0.73287361775210 - 1.00993332172146i       (4.6)

Στον υπολογισμό του , η τιμή του  θα προσδιοριστεί από το εισερχόμενο στον κυματοδηγό πεδίο ύστερα από τη σκέδαση στο κύτταρο, μιας και αγνοούμε το ήδη υπάρχον σε αυτόν, σε ένα τυχαίο επίπεδο z=σταθερό. Η επιλογή του z δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα  γιατί όπως έχουμε ήδη προαναφέρει τα πεδία που μελετάμε είναι εγκάρσια.

Συμπεράσματα

Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει ο συντελεστής του πεδίου θα μας δώσει πληροφορίες για το ίδιο το κύτταρο. Για το σκοπό αυτό, τρέχουμε το πρόγραμμα, που υλοποιήσαμε με τη βοήθεια του matlab και υπολογίζει τους συντελεστές του πεδίου, για διαφορετικές αποστάσεις y0 του κυττάρου από τον κυματοδηγό:

- για  1.5μm  παίρνουμε α=0.11723331420710 + 0.37311050700133i

- για  6μm  παίρνουμε α= 1.221062955224611e-004 +3.886194136758412e-004i

- για  10μm  παίρνουμε α= 2.727678486802414e-007 +8.681197064424660e-007i

Από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνεται η απόσταση του κυττάρου από τον κυματοδηγό μειώνεται ο συντελεστής του πεδίου.

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε την ίδια διαδικασία μεταβάλλοντας τώρα το μέγεθος του κυττάρου και παίρνουμε τα εξής:

- για α= ακτίνα του κύττάρου=1μm και β= ακτίνα του πυρήνα του κυττάρου=0.7μm παίρνουμε

α= 0.11723331420710 + 0.37311050700133i

- για α= ακτίνα του κύττάρου=2μm και β= ακτίνα του πυρήνα του κυττάρου=1.4μm παίρνουμε

α= 0.23321495791000 - 0.22077719194383i

- για α= ακτίνα του κύττάρου=3μm και β= ακτίνα του πυρήνα του κυττάρου=2.1μm παίρνουμε

α= -0.18116212821056 - 0.73996483029069i

Κι από αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι καθώς αυξάνει το μέγεθος του κυττάρου, μειώνεται το φανταστικό μέρος του συντελεστή του πεδίου. Επομένως, εύλογα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το φανταστικό μέρος του συντελεστή μπορεί να δώσει πληροφορίες για το μέγεθος του κυττάρου.

Παράρτημα 1

Οι συναρτήσεις που υπολογίζουν τις σφαιρικές Bessel από τις κυλινδρικές είναι:

function result1=sph_bslj(nu,z)

if (z==0)

result1=0;

else

result1=(sqrt((pi/2)/z)).*besselj(nu+0.5,z);

end

function result2=sph_bsly(nu,z)

if z==0

result2=-10^10;

else

result2=(sqrt((pi/2)/z)).*bessely(nu+0.5,z);

end

function result3=sph_hnk2(nu,z)

result3=sph_bslj(nu,z)-(sph_bsly(nu,z))*i;

και αυτές που υπολογίζουν τις παραγώγους τους:

function result=diff_sph_bslj(nu,z)

result=(nu*sph_bslj(nu-1,z)-(nu+1)*sph_bslj(nu+1,z))/(2*nu+1);

function result=diff_sph_bsly(nu,z)

result=(nu*sph_bsly(nu-1,z)-(nu+1)*sph_bsly(nu+1,z))/(2*nu+1);

function result=diff_sph_hnk2(nu,z)

result=diff_sph_bslj(nu,z)-(diff_sph_bsly(nu,z))*i;

ενώ το παραγοντικό υπολογίζεται:

function result=paragontiko(x)

if x==0

result=1;

elseif (x~=0)

temp=1;

while(x>=1)

temp=temp*x;

x=x-1;

end

result=temp;

end

Η υπερβατική εξίσωση, η οποία θα μας δώσει τη σταθερά διάδοσης του ρυθμού που κυματοδηγεί η διάταξη, λύνεται αριθμητικά με τη βοήθεια του matlab ως εξής:

function result = diff_function_b(bhta)

k0=(2*pi/1.3)*10^6;

n0=1.0;

n1=1.41;

n2=1.40;

a=0.0000006936;

b=0.0000000009;

ay = ay_fun(bhta);

Q = Q_fun(bhta);

s=ay*b*180/pi

diff_g2 = diff_g2_fun(bhta);

diff_ay = diff_ay_fun(bhta);

diff_Q = diff_Q_fun(bhta);

result = diff_ay*tan(ay*b)+ay*(1/(cos(ay*b)^2))*diff_ay*b-diff_g2;

που υπολογίζει την παράγωγο του πρώτου μέλους για να μπορέσουμε να την εκφράσουμε με το πολυώνυμο Taylor,

και

function result = function_b(bhta)

format long

k0=(2*pi/1.3)*10^6;

n0=1.0;

n1=1.41;

n2=1.40;

a=0.0000006936;

b=0.0000000009;

ay = ay_fun(bhta);

Q = Q_fun(bhta);

g2 = g2_fun(bhta);

g0 = g0_fun(bhta);

result = (1/(n2-n0))*(g0+((g0.*g2.*tan(ay*b))/ay));

που μας υπολογίζει το δεύτερο μέλος της υπερβατικής εξίσωσης. Το β υπολογίζεται με τη μέθοδο των διαταραχών.

Το πρόγραμμα που υπολογίζει και απεικονίζει το πεδίο στο χώρο πάνω από τον κυματοδηγό δίνεται παρακάτω:

function result=emf_new(bhta)

format long

L=1;

k0=(2*pi/1.3)*10^6;

n0=1.0;

na=1.6;  n1=1.41;

nb=1.5;  n2=1.40;

a=0.000001;                    %tou kuttarou

b=0.0000007;                   %tou purhna

ax=sqrt(((k0*n1).^2-bhta.^2)/2);

g0=sqrt((bhta.^2+(k0.*n1)^2-2*(k0*n0).^2)/2)

phi_k=(pi/2);

cs=bhta/(sqrt(bhta^2-g0^2));

costheta_k=bhta/(sqrt(bhta^2+g0^2));

sintheta_k=-g0/(sqrt(bhta^2+g0^2))

y0=0.00001;

z0=0.0000005;

theta=pi;

phi=-pi/2;

N=4;

B=(0.5*(cos(phi_k)+i*sin(phi_k)));

C=a*sqrt((bhta^2+g0^2));

k0nab=k0*na*b;

k0naa=k0*na*a;

k0nbb=k0*nb*b;

k0n0a=k0*n0*a;

disp('Solving System...');

for n=0:N

for m=(-N:-n+1)

F3(n+1,m+N+1)=0;

F4(n+1,m+N+1)=0;

d3(n+1,m+N+1)=0;

cnm(n+1,m+N+1)=0;

bnm(n+1,m+N+1)=0;

end

for m=-n:n

F3(n+1,m+N+1)=0;

At(n+1,m+N+1)=-L*exp(-g0*y0).*((2*n)+1).*((-i*1)^n).*(((-1)^m)-i*(-1)^m).*sph_bslj(n,C).*lgd(n,m,costheta_k).*((paragontiko(n-m))/(paragontiko(n+m)));

C2(n+1,m+N+1)=(na/n0)*diff_sph_bsly(n,k0naa)*(sph_hnk2(n,k0n0a)/diff_sph_hnk2(n,k0n0a))-2*sph_bsly(n,k0naa);

B2(n+1,m+N+1)=(na/n0)*diff_sph_bslj(n,k0naa)*(sph_hnk2(n,k0n0a)/diff_sph_hnk2(n,k0n0a))-2*sph_bslj(n,k0naa);

C1(n+1,m+N+1)=nb*diff_sph_bslj(n,k0nbb)*(sph_bsly(n,k0nab)/sph_bslj(n,k0nbb))-na*diff_sph_bsly(n,k0nab);

B1(n+1,m+N+1)=nb*diff_sph_bslj(n,k0nbb)*(sph_bslj(n,k0nab)/sph_bslj(n,k0nbb))-na*diff_sph_bslj(n,k0nab);

%d3(n+1,m+N+1)=-(A*B*((2*n)+1).*((-i*1)^n).*((paragontiko(n-m))/(paragontiko(n+m))).*lgd(n,m,costheta_k).*sph_bslj(n,C))/sph_hnk2(n,k0n0a);

cnm(n+1,m+N+1)= At(n+1,m+N+1)/(B2(n+1,m+N+1)*(C1(n+1,m+N+1)/B1(n+1,m+N+1))+C2(n+1,m+N+1));

bnm(n+1,m+N+1)=C1(n+1,m+N+1)*cnm(n+1,m+N+1)/B1(n+1,m+N+1);

end

for m=(n+1:N)

F3(n+1,m+N+1)=0;

F4(n+1,m+N+1)=0;

d3(n+1,m+N+1)=0;

cnm(n+1,m+N+1)=0;

bnm(n+1,m+N+1)=0;

end

end

bnm=[bnm];

cnm=[cnm];

for n=1:N+1

for m=1:2*N+1

anm(n,m)=bnm(n,m)*sph_bslj(n-1,k0nab)/sph_bslj(n-1,k0nbb) +cnm(n,m)*sph_bsly(n-1,k0nab)/sph_bslj(n-1,k0nbb);

dnm(n,m)=(na/n0)*(bnm(n,m)*diff_sph_bslj(n-1,k0naa)/diff_sph_hnk2(n-1,k0n0a)+cnm(n,m)*diff_sph_bsly(n-1,k0nab)/diff_sph_hnk2(n-1,k0n0a));

end

end

anm=[anm];

dnm=[dnm];

%  result=cnm;

p(40,40)=0;

j=1;

while (j<=39)

p(40,40+j)=0;

p(40+j,40)=pi/2;

p(40,40-j)=pi;

p(40-j,40)=3*pi/2;

j=j+1;

end

e=1;

f=1;

g=1;

while (g<=39)

for f=1:39

p(40+f,40+g)=(p(40+f-1,40+g)+p(40+f,40+g-1))/2;

p(40-f,40+g)=- p(40+f,40+g);

y=f.^2;

f=f+1;

end

for e=1:39

p(40+g,40+e)=(p(40+g-1,40+e)+p(40+g,40+e-1))/2;

p(40+g,40-e)=pi-p(40+g,40+e);

p(40-g,40-e)=pi+p(40+g,40+e);

x=e.^2;

e=e+1;

end

g=g+1;

end

%   result=p;

b1=b*39/y0

a1=a*39/y0

for j=1:79

for k=1:79

R(j,k)=sqrt((40-j)^2+(40-k)^2);

k0nbR=k0*nb*R(j,k);

k0naR=k0*na*R(j,k);

k0n0R=k0*n0*R(j,k);

if (0<=R(j,k))&(R(j,k)<=b1)

% Field in region b

for n=0:N

for m=-N:N

y_temp(n+1,m+N+1)=anm(n+1,m+N+1)*sph_bslj(n,k0nbR)*lgd(n,m,cos(theta))*exp(-i*m*p(j,k));

end

end

y_temp=[y_temp];

yb(j,k)=abs(sum(sum(y_temp)));

elseif (b1<R(j,k))&(R(j,k)<=a1)

%Field in region a

for n=0:N

for m=-N:N

y_temp(n+1,m+N+1)=(bnm(n+1,m+N+1)*sph_bslj(n,k0naR)+cnm(n+1,m+N+1)*sph_bsly(n,k0naR))*lgd(n,m,cos(theta))*exp(-i*m*p(j,k));

end

end

y_temp=[y_temp];

yb(j,k)=abs(sum(sum(y_temp)));

else

%Field in region 0

for n=0:N

for m=-N:N

y_temp(n+1,m+N+1)=dnm(n+1,m+N+1)*sph_hnk2(n,k0n0R)*lgd(n,m,cos(theta))*exp(-i*m*p(j,k))+(At(n+1,m+N+1)*lgd(n,m,cos(theta)).*cos(m*(phi+(pi/2)))).*sph_bslj(n,R(j,k)*(sqrt(bhta^2+g0^2)))/sph_bslj(n,C);

end

end

y_temp=[y_temp];

yb(j,k)=abs(sum(sum(y_temp)));

end

end

end

imshow(yb,[min(yb(:)) max(yb(:))]);

Για τον υπολογισμό του συντελεστή α του πεδίου τρέχουμε το παρακάτω πρόγραμμα:

function result=rythme_new_n

format long

x0=0;

y0=0.0000015;

z0=0;

z=0.2;

n1=1.41;

n2=1.40;

k0=(2*pi/1.3)*10^6;

n0=1.0;

na=1.6;

nb=1.5;

b=0.0000065;

a=0.00013;

t=k0*(n1-n2)*a/2;

w=k0*(n1-n2)/Na;

global BHTA

BHTA=6.1883606e+006 ;

par(i) = dblquad(@rythme_n, -0.00000325, 0.00000325, -0.000013, 0);

ar(i) = dblquad(@prythme_n, -0.00000325, 0.00000325, -0.000013, 0);

a(i) = ar(i)./par(i);

result=a;

το οποίο χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του αριθμητή το:

function result=prythme_n(x,y)

x0=0;

y0=0.0000015;

z0=0.000000005;

z=0.2;

k0=(2*pi/1.3)*10^6;

n0=1.0;

na=1.6;

nb=1.5;

%bhta=6.1883606*10^6;

global BHTA

g0=sqrt((BHTA^2+(k0.*na)^2-(2*k0*n0).^2)/2);

g0e=sqrt((bhta^2+(k0.*na)^2-(2*k0*n0).^2)/2);

costheta_k=BHTA/(sqrt(BHTA^2+g0^2));

costheta_ke=bhta/(sqrt(bhta^2+g0^2));

N=4;

L=1;

b=0.0000065;

a=0.00013;

z=1;

as=0.000003;

bs=0.0000021;

rtrgn=r_metrotrgn(x,y);

v=g0*(b/2);

ve=g0e*(b/2);

w=sqrt((BHTA^2+g0^2))*as;

we=sqrt((bhta^2+g0e^2))*as;

v1 = v1_fun(x,y);

v1e = v1e_fun(x,y);

v2 = v2_fun(x,y);

v2e = v2_fun(x,y);

v3 = v3_fun(x,y);

v3e = v3_fun(x,y);

v4 = v4_fun(x,y);

v4e = v4_fun(x,y);

v5 = v5_fun(x,y);

v5e = v5_fun(x,y);

k0n0as=k0*n0*as;

k0naas=k0*na*as;

k0nbbs=k0*nb*bs;

k0nabs=k0*na*bs;

for n=0:N

for m=(-N:-n-1)

At(n+1,m+N+1)=0;

B2(n+1,m+N+1)=0;

C1(n+1,m+N+1)=0;

B1(n+1,m+N+1)=0;

C2(n+1,m+N+1)=0;

cnm(n+1,m+N+1)=0;

bnm(n+1,m+N+1)=0;

end

for m=-n:n

At(n+1,m+N+1)=-L;  %*exp(-g0*y0).*((2*n)+1).*((-i*1)^n).*lgd(n,m,costheta_ke).*((paragontiko(n-m))/(paragontiko(n+m))).*rsph_bslj(n,v1e);

B2(n+1,m+N+1)=(na/n0).*(sph_hnk2(n,k0n0as)./diff_sph_hnk2(n,k0n0as)).*diff_sph_bslj(n,k0naas)-2.*sph_bslj(n,k0naas);

C1(n+1,m+N+1)=nb*diff_sph_bslj(n,k0nbbs)*(sph_bsly(n,k0nabs)/diff_sph_bslj(n,k0nbbs)) -na*diff_sph_bsly(n,k0nabs);

B1(n+1,m+N+1)=nb*diff_sph_bslj(n,k0nbbs)*(sph_bslj(n,k0nabs)/diff_sph_bslj(n,k0nbbs))-na*diff_sph_bslj(n,k0nabs);

C2(n+1,m+N+1)=(na/n0)*diff_sph_bsly(n,k0naas)*(sph_hnk2(n,k0n0as)/diff_sph_hnk2(n,k0n0as))-2*sph_bsly(n,k0naas);

cnm(n+1,m+N+1)= At(n+1,m+N+1)/((B2(n+1,m+N+1)*C1(n+1,m+N+1)/B1(n+1,m+N+1))+C2(n+1,m+N+1));

bnm(n+1,m+N+1)=C1(n+1,m+N+1)*cnm(n+1,m+N+1)/B1(n+1,m+N+1);

end

for m=(n+1:N)

At(n+1,m+N+1)=0;

B2(n+1,m+N+1)=0;

C1(n+1,m+N+1)=0;

B1(n+1,m+N+1)=0;

C2(n+1,m+N+1)=0;

cnm(n+1,m+N+1)=0;

bnm(n+1,m+N+1)=0;

end

end

for n=1:N+1

for m=1:2*N+1

dnm(n,m)=(na/n0)*(bnm(n,m)*diff_sph_bslj(n-1,k0naas)/diff_sph_hnk2(n-1,k0n0as)+cnm(n,m)*diff_sph_bsly(n-1,k0nabs)/diff_sph_hnk2(n-1,k0n0as));

end

end

yb=0;   eb=0;   yb_=0;

ybb=0;  ebb=0;  ybb_=0;

ybbb=0; ebbb=0; ybbb_=0;

for n=0:N

for m=-N:N

y_temp_= sph_hnk2(n,v3).*exp(-i*m.*v5).*lgd(n,m,v4).*exp(+i*BHTA*z);

e_temp = sph_hnk2(n,v3e).*exp(-i*m.*v5e).*lgd(n,m,v4e).*dnm(n+1,m+N+1)+((((exp(v)*((2*n)+1).*((-i*1)^n).*lgd(n,m,costheta_ke).*((paragontiko(n-m))/(paragontiko(n+m))).*sph_bslj(n,v1e))./sph_bslj(n,we)).*sph_bslj(n,v1e)).*lgd(n,m,v4e).*cos(m.*v5e+pi/2));   %cos(axx)(C1cos(ayy)+C2sin(ayy));

yb=y_temp+yb;

yb_=y_temp_+yb_;

eb=e_temp+eb;

end

ybb=yb+ybb;

ybb_=yb_+ybb_;

ebb=eb+ebb;

end

ybd = ybb.*ybb_;

ebd = ebb.*ybb_;

result = ebd;

και τον υπολογισμό του παρονομαστή:

function result = rythme_n(x, y)

x0=0;

y0=0.0000015;

z0=0.000000005;

z=0.2;

k0=(2*pi/1.3)*10^6;

n0=1.0;

na=1.6;

nb=1.5;

global BHTA

g0=sqrt((BHTA^2+(k0.*na)^2-(2*k0*n0).^2)/2);

costheta_k=BHTA/(sqrt(BHTA^2+g0^2));

N=4;

L=1;

b=0.0000065;

a=0.00013;

z=1;

as=0.000003;

bs=0.0000021;

rtrgn=r_metrotrgn(x,y);

v=g0*(b/2);

w=sqrt((BHTA^2+g0^2))*as;

v1 = v1_fun(x,y);

v2 = v2_fun(x,y);

v3 = v3_fun(x,y);

v4 = v4_fun(x,y);

v5 = v5_fun(x,y);

k0n0as=k0*n0*as;

k0naas=k0*na*as;

k0nbbs=k0*nb*bs;

k0nabs=k0*na*bs;

for n=0:N

for m=(-N:-n-1)

At(n+1,m+N+1)=0;

B2(n+1,m+N+1)=0;

C1(n+1,m+N+1)=0;

B1(n+1,m+N+1)=0;

C2(n+1,m+N+1)=0;

cnm(n+1,m+N+1)=0;

bnm(n+1,m+N+1)=0;

end

for m=-n:n

At(n+1,m+N+1)=-L*exp(-g0*y0).*((2*n)+1).*((-i*1)^n).*lgd(n,m,costheta_k).*((paragontiko(n-m))/(paragontiko(n+m))).*sph_bslj(n,w);

B2(n+1,m+N+1)=(na/n0).*(sph_hnk2(n,k0n0as)./diff_sph_hnk2(n,k0n0as)).*diff_sph_bslj(n,k0naas)-2.*sph_bslj(n,k0naas);

C1(n+1,m+N+1)=nb*diff_sph_bslj(n,k0nbbs)*(sph_bsly(n,k0nabs)/diff_sph_bslj(n,k0nbbs)) -na*diff_sph_bsly(n,k0nabs);

B1(n+1,m+N+1)=nb*diff_sph_bslj(n,k0nbbs)*(sph_bslj(n,k0nabs)/diff_sph_bslj(n,k0nbbs))-na*diff_sph_bslj(n,k0nabs);

C2(n+1,m+N+1)=(na/n0)*diff_sph_bsly(n,k0naas)*(sph_hnk2(n,k0n0as)/diff_sph_hnk2(n,k0n0as))-2*sph_bsly(n,k0naas);

cnm(n+1,m+N+1)= At(n+1,m+N+1)/((B2(n+1,m+N+1)*C1(n+1,m+N+1)/B1(n+1,m+N+1))+C2(n+1,m+N+1));

bnm(n+1,m+N+1)=C1(n+1,m+N+1)*cnm(n+1,m+N+1)/B1(n+1,m+N+1);

end

for m=(n+1:N)

At(n+1,m+N+1)=0;

B2(n+1,m+N+1)=0;

C1(n+1,m+N+1)=0;

B1(n+1,m+N+1)=0;

C2(n+1,m+N+1)=0;

cnm(n+1,m+N+1)=0;

bnm(n+1,m+N+1)=0;

end

end

for n=1:N+1

for m=1:2*N+1

dnm(n,m)=(na/n0)*(bnm(n,m)*diff_sph_bslj(n-1,k0naas)/diff_sph_hnk2(n-1,k0n0as)+cnm(n,m)*diff_sph_bsly(n-1,k0nabs)/diff_sph_hnk2(n-1,k0n0as));

end

end

yb=0;     yb_=0;

ybb=0;    ybb_=0;

ybbb=0;  ybbb_=0;

for n=0:N

for m=-N:N

y_temp= sph_hnk2(n,v3).*exp(-i*m.*v5).*lgd(n,m,v4).*exp(-i*BHTA*z);

y_temp_= sph_hnk2(n,v3).*exp(-i*m.*v5).*lgd(n,m,v4).*exp(+i*BHTA*z);

yb=y_temp+yb;

yb_=y_temp_+yb_;

end

ybb=yb+ybb;

ybb_=yb_+ybb_;

end

ybd = ybb.*ybb_;

result = ybd;

Παράρτημα 2

Εδώ αναφέρονται αλφαβητικά όλες οι μεταβλητές της εργασίας και οι σημασίες τους

σταθερά διάδοσης στη διάταξη

διηλεκτρική σταθερά του κενού

διηλεκτρική σταθερά του χώρου

μαγνητική διαπερατότητα του κενού

κυκλική συχνότητα

συναρτήσεις λύσεις της εξίσωσης Helmholtz ως προς x και y

a, b οι διαστάσεις του κυματοδηγού σε εγκάρσιο επίπεδο

ένταση ηλεκτρικού πεδίου

ένταση μαγνητικού πεδίου

σταθερά διάδοσης στον ελεύθερο χώρο,

δείκτης διάθλασης του κενού χώρου

δείκτης διάθλασης του κυματοδηγού

δείκτης διάθλασης εκτός του κυματοδηγού

δείκτης διάθλασης του κυτταροπλάσματος

δείκτης διάθλασης του πυρήνα του κυττάρου

ακτίνα του κυττάρου

ακτίνα του πυρήνα του κυττάρου

χρόνος

καρτεσιανές συντεταγμένες χώρου

σφαιρικές συντεταγμένες χώρου

μεταβαλλόμενη απόσταση του κυττάρου από την επιφάνεια του κυματοδηγού