|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων Και Συστημάτων Αποφάσεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Ιωάννης Ψαρράς

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων Και Συστημάτων Αποφάσεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Ιωάννης Ψαρράς

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 25η Σεπτεμβρίου 2006.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στον τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Απόφασης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης.

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή και αναλυτική μελέτη των υπαρχόντων μέτρων και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο νέο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας και των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις πολιτικές προώθησης των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από την Ελληνική πολιτεία. Απώτερος στόχος είναι η διερεύνηση και μελέτη της επίδρασης των διαφόρων μέτρων που λαμβάνει η πολιτεία για την αποτελεσματικότερη προώθηση των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Υπεύθυνος κατά την εκπόνηση της διπλωματικής ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ι. Ψαρράς, στον οποίο οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες για την ανάθεση αυτής και την δυνατότητα που μου δόθηκε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα της διπλωματικής και υποψήφια διδάκτορα Α. Παπαδοπούλου για την υποστήριξη και την καθοδήγηση που μου παρείχε κατά τη συγγραφή της εργασίας.

Ιωάννης-Νικόλαος Γ. Μαλεκάκης

Σεπτέμβριος 2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι έντονα αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην ενεργειακή κατανάλωση κι οι αλλαγές στο διεθνές ενεργειακό τοπίο γενικότερα, προβάλλουν όλο και πιο έντονη την απαίτηση για μια ουσιαστική παρέμβαση σε όλο και περισσότερες διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης ενέργειας. Η νέα προοπτική επιτάσσει τη διαμόρφωση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας με βασικούς άξονες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης ως διασφάλιση για την ομαλή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών. Τα Εργαλεία Πολιτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών εξοικονόμησης και προτείνουν νέες μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων της ενεργειακής ζήτησης.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να αναλυθούν τα βασικότερα εργαλεία εξοικονόμησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, να παρουσιαστούν οι νέες στρατηγικές για μείωση της ενεργειακής ζήτησης, να αναλυθεί η λειτουργία των συγκεκριμένων εργαλείων στην Ελλάδα και εν τέλει να εξαχθούν συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η σύγχρονη πολιτική που θα εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρώτο βήμα στην προσπάθεια αυτή είναι η παρουσίαση του γενικότερου ζητήματος της ενεργειακής κατανάλωσης κι η σύνδεση του με την κλιματική αλλαγή, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στη συνέχεια επιχειρείται μια ανασκόπηση των βασικότερων εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της κατηγοριοποίησης τους ανάλογα με τον τομέα δράσης τους(τεχνολογική, περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική διάσταση). Επίσης, γίνεται και μια εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης που προκύπτει από την αξιοποίηση των εργαλείων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δράσεις εξοικονόμησης που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση τους σε σχέση με τα αντίστοιχα μέτρα που υφίστανται σε κοινοτικό επίπεδο.

Επόμενο βήμα είναι η ανασκόπηση των σημαντικότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αξιολόγησης των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ γίνεται και μια εκτενής παρουσίαση και ανάλυση της λειτουργίας των βασικότερων εργαλείων εξοικονόμησης στην Ελλάδα. Τέλος, παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα και προοπτικές που προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη, όπως η προώθηση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας και η σχέση τους με την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας.

Λέξεις Κλειδιά

Εργαλεία Εξοικονόμησης Ενέργειας, Δράσεις Εξοικονόμησης σε Ελλάδα κι Ευρώπη, Δυναμικά εξοικονόμησης ενέργειας

ABSTRACT

The intensely increasing tendencies that are observed during the past years in energy consumption and the changes on international level generally, raise the demand for an essential intervention in constantly more energy production, transmission and consumption procedures. The new prospect ordains the modulation of energy savings instruments based on the axes of climate change confrontation as the most significant environmental problem, energy market liberalization and the achievement of sustainability as a guarantee for the smooth socio-economic growth of future generations. The new energy savings policy instruments constitute the basic, structural elements in the formation of these energy savings policies and bring up new methods on the confrontation of energy demand problems.

The main objective of the present thesis is the analysis of the most important energy savings instruments in Europe and in Greece, the presentation of the new strategic perceptions for the decrease of energy demand, the functional analysis of these specific instruments in Greece and finally, the exportation of some conclusions on the characteristics that the applied modern policy in the sector of energy savings should have in the following years.

The first step in this effort is the presentation of the general energy consumption problem and its juncture with the climate change, the energy market liberalization and sustainability. Following, a review of the most important energy saving instruments that are used in the European Union is attempted, through their categorization corresponding their field of action (technological, environmental, financial, social and political dimension). Moreover, an estimation concerning the energy savings potential as a result of the utilization of these instruments on European level is made. Special emphasis is laid on the energy savings actions that have been applied in Greece through the past years and a comparative presentation is made related to the respective measures existing on a Community level.

Next step is the review of the most important methodological approaches used in the evaluation process of energy savings instruments, while an extensive presentation and analysis of the operation of the most important energy savings policy instruments applied in Greece is realized. Finally, the main conclusions and the prospects that resulted from this study are presented, such as the promotion of energy savings instruments and their relation with the liberalized energy market.

Key Words:

Energy Savings Instruments, Energy Savings Actions in Europe and in Greece, Energy Savings Potential

ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1 Εισαγωγή

Αντικείμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η διερεύνηση των σύγχρονων εργαλείων πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθεί αρχικά η ανάγκη χάραξης γενικότερης πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας σήμερα με βάση τα διεθνή προβλήματα της ενεργειακής επάρκειας και της κλιματικής αλλαγής που καλούνται οι σύγχρονες κοινωνίες να αντιμετωπίσουν. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενής ανασκόπηση των κυριότερων, σύγχρονων εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας με έμφαση σε αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Επίσης, παρουσιάζονται οι κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διαδικασία αποτίμησης της λειτουργίας αυτών των εργαλείων. Τέλος, αναλύονται τα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης των εργαλείων εξοικονόμησης και γίνεται μια πρόχειρη αξιολόγηση ορισμένων εργαλείων εξοικονόμησης που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα αναφορικά με αυτά.

2 Ανάγκη ύπαρξης εργαλείων πολιτικής για την  εξοικονόμηση ενέργειας

2.1. Γενική ενεργειακή κατάσταση

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η αποτύπωση της γενικότερης ενεργειακής κατάστασης που υφίσταται σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και της αναγκαιότητας για ανάληψη δράσης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

2.2. Κλιματική αλλαγή

Περιγράφεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι διεθνείς δεσμεύσεις κι οι νομοθετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του, αλλά κι η συμβολή των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στην επίτευξη αυτού του στόχου.

2.3. Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας

Παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της κοινοτικής ενεργειακής αγοράς, ενώ περιγράφονται με συντομία τα κυριότερα συμπεράσματα και οι συνέπειες από τη μέχρι σήμερα απελευθέρωση. Επίσης, αναλύεται ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας.

2.4. Βιώσιμη ανάπτυξη

Δίνεται ο ορισμός και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Τέλος, αναλύεται η συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.

3 Εργαλεία πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3.1. Εισαγωγή

Στην παράγραφο αυτή εξηγείται για ποιους λόγους έγινε η ταξινόμηση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τη συνεισφορά τους σε κάθε διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ακόμα, δίνονται διευκρινήσεις για τον τρόπο υπολογισμού των δυναμικών εξοικονόμησης ενέργειας από τα διάφορα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο και εξηγούνται οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την ακριβή ποσοτική εκτίμηση τους.

3.2. Τεχνολογική Διάσταση

Παρουσιάζονται οι κυριότερες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν μέχρι σήμερα νομοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλουν στην τεχνολογική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται επεμβάσεις στον κτιριακό τομέα, μέτρα για τις οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, φούρνοι κτλ), μέτρα για τη θέρμανση νερού και χώρων, κοινοτικά προγράμματα για το γραφειακό εξοπλισμό, καινοτομίες στην τελική κατανάλωση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κοινοτικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

3.3. Περιβαλλοντική Διάσταση

Σε αυτή την παράγραφο αναλύονται δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που συμβάλλουν  σημαντικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται η βελτιωμένη διαχείριση της κυκλοφορίας, η ανάπτυξη αγοράς για καθαρά οχήματα, ο οικολογικός σχεδιασμός των ηλεκτρικών συσκευών και το κοινοτικό σύστημα οικο-σήματος, διάφορα μέτρα για τον περιορισμό των καυσίμων στη βιομηχανία και τις μεταφορές και ο μηχανισμός εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

3.4. Οικονομική Διάσταση

Περιγράφονται τα κυριότερα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας που συμβάλλουν στην οικονομική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είναι η φορολογική πολιτική, η τιμολογιακή πολιτική, η τόνωση των επενδύσεων σε τεχνολογίες και έργα ενεργειακής απόδοσης, η καλύτερη κατανομή των κρατικών ενισχύσεων κι η κανονιστική ρύθμιση των δραστηριοτήτων δικτύου.

3.5. Κοινωνική Διάσταση

Περιγράφονται οι δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι διάφορες δραστηριότητες για διάδοση των πληροφοριών και επιμόρφωση κι η παραδειγματική ηγεσία των Δημόσιων Αρχών κάθε κράτους.

3.6. Πολιτική και άλλες Διαστάσεις

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται κάποια μέτρα πολιτικού χαρακτήρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η λήψη θεσμικών μέτρων για την ανάπτυξη αγοράς για οικονομικές υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης, η κατάστρωση εθνικών σχεδίων δράσης, η καθιέρωση των λευκών πιστοποιητικών, αλλά και δράσεις τοπικό-περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

4 Εργαλεία πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα

4.1. Τεχνολογική Διάσταση

Παρουσιάζονται οι κυριότερες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν μέχρι σήμερα νομοθετηθεί στην Ελλάδα και συμβάλλουν στην τεχνολογική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών είναι επεμβάσεις στον κτιριακό τομέα, μέτρα για τις οικιακές συσκευές και για τη θέρμανση νερού και χώρων.

4.2. Περιβαλλοντική Διάσταση

Αναλύονται δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα με βασικό σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε αυτές συγκαταλέγονται για τα οχήματα μεταφοράς και τις κρατικές υποδομές.

4.3. Οικονομική Διάσταση

Περιγράφονται τα κυριότερα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας με οικονομικό χαρακτήρα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, όπως είναι η φορολογική απαλλαγή για τη χρήση φυσικού αερίου και ΑΠΕ, η χρήση diesel και υγραερίου από τα ταξί κι η προώθηση οχημάτων με χαμηλή ρύπανση.

4.4. Κοινωνική και Πολιτική Διάσταση

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται ορισμένα μέτρα πολιτικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και τη γενικότερη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτά είναι η υποχρεωτική λογιστική ενέργειας για τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, το Εθνικό Πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010, ο Μηχανισμός Στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη συμπαραγωγή και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας κι η εφαρμογή του EMAS και του προτύπου ISO 14001 στην Ελλάδα.

5 Ανασκόπηση κυριότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων

5.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εκτενής αναφορά στις κυριότερες μεθόδους αξιολόγησης δράσεων που εμπίπτουν στον ενεργειακό τομέα και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ενεργειακής εξοικονόμησης και της ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας.

5.2. Πολυκριτηριακή ανάλυση

Γίνεται μια εισαγωγή στις μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης με την παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου και των βημάτων της. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικότερες μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης, όπως είναι η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας, η θεωρία σχέσεων υπεροχής, ο πολυκριτήριος γραμμικός προγραμματισμός, η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση, αλλά και μέθοδοι που χρησιμοποιούν εισόδους ποιοτικών δεδομένων ή βασίζονται σε ασαφή σύνολα.

5.3. Έμπειρα συστήματα

Στην παράγραφο αυτή γίνεται μια εισαγωγή στις δυνατότητες και τις εφαρμογές που έχουν σήμερα τα έμπειρα συστήματα. Επίσης, περιγράφεται αναλυτικά η δομή ενός έμπειρου συστήματος και παρουσιάζονται βασικές περιπτώσεις, όπως είναι το σύστημα G2 και άλλα έμπειρα συστήματα για ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας.

6 Ανάλυση λειτουργίας υπαρχόντων εργαλείων πολιτικής για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα

6.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ανάλυση της λειτουργίας των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και διαμορφώνεται ένα βασικό πλαίσιο αναλυτικής αξιολόγησης τους για μελλοντική χρήση.

6.2. Το πλαίσιο εργασίας

Στο πλαίσιο εργασίας γίνεται μια προσεκτική επιλογή και διατύπωση των κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της λειτουργίας των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, γίνεται και μια τελική ομαδοποίηση των δράσεων εξοικονόμησης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα με σκοπό να αξιολογηθούν στη συνέχεια.

6.3. Αποτίμηση εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα

Στην παράγραφο αυτή επιχειρείται να γίνει μια ανάλυση της λειτουργίας των εργαλείων εξοικονόμησης που επιλέχτηκαν στην παράγραφο 6.1. με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια

7 Συμπεράσματα-Προοπτικές

Περιέχονται τόσο τα συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά την ανάλυση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας σε Ευρώπη και Ελλάδα και κατά τη διαδικασία αποτίμησης της λειτουργίας των δράσεων εξοικονόμησης στην Ελλάδα, όσο και οι προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον.

Πίνακας Περιεχομένων

| 1. | Εισαγωγή | 21 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Σκοπός | 22 |
|  | 1.2 | Φάσεις | 22 |
|  | 1.3 | Δομή | 23 |
| 2. | Ανάγκη ύπαρξης εργαλείων πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας | 25 |
|  | 2.1 | Γενική ενεργειακή κατάσταση… | 26 |
|  |  | 2.1.1 | Γενικά | 26 |
|  |  | 2.1.2 | Παρούσα ενεργειακή κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση | 28 |
|  |  | 2.1.3 | Ενεργειακή απόδοση:αναγκαιότητα για ανάληψη δράσης | 31 |
|  | 2.2 | Κλιματική Αλλαγή | 32 |
|  |  | 2.2.1 | Εισαγωγή | 32 |
|  |  | 2.2.2 | Το φαινόμενο του θερμοκηπίου | 32 |
|  |  | 2.2.3 | Διεθνές πλαίσιο για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου | 35 |
|  |  | 2.2.4 | Νομοθετικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου | 36 |
|  |  | 2.2.5 | Συμβολή των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στην επίτευξη των στόχων του Κιότο | 37 |
|  | 2.3 | Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας | 38 |
|  |  | 2.3.1 | Εισαγωγή | 38 |
|  |  | 2.3.2 | Νομοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας | 38 |
|  |  | 2.3.3 | Συνέπειες και συμπεράσματα από τη μέχρι σήμερα απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας | 39 |
|  |  | 2.3.4 | Ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας | 41 |
|  | 2.4 | Βιώσιμη Ανάπτυξη | 43 |
|  |  | 2.4.1 | Έννοια και στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης | 43 |
|  |  | 2.4.2 | Εξοικονόμηση ενέργειας και βιώσιμη ανάπτυξη | 44 |
|  |  |  | 2.4.2.1 | Συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στην ισορροπημένη και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη | 45 |
|  |  |  | 2.4.2.2 | Συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στην κοινωνική ανάπτυξη και σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης | 46 |
|  |  |  | 2.4.2.3 | Συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος | 48 |
|  |  |  | 2.4.2.4 | Η συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας για προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης | 49 |
| 3. | Εργαλεία πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση | 50 |
|  | 3.1 | Εισαγωγή | 51 |
|  | 3.2 | Τεχνολογική Διάσταση | 53 |
|  |  | 3.2.1 | Γενικά περί κτιριακών εγκαταστάσεων | 53 |
|  |  | 3.2.2 | Μέτρα για τις οικιακές συσκευές | 55 |
|  |  |  | 3.2.2.1 | Ψυγεία-Καταψύκτες | 59 |
|  |  |  | 3.2.2.2 | Κλιματιστικά | 61 |
|  |  |  | 3.2.2.3 | Πλυντήρια-Στεγνωτήρια Ρούχων, Πλυντήρια Πιάτων | 62 |
|  |  |  | 3.2.2.4 | Φούρνοι-Μαγείρεμα | 64 |
|  |  | 3.2.3 | Καυστήρες-Λέβητες, Θέρμανση νερού | 64 |
|  |  | 3.2.4 | Φωτισμός | 66 |
|  |  |  | 3.2.4.1 | Οικιακοί Λαμπτήρες-Στραγγαλιστικά Πηνία | 66 |
|  |  |  | 3.2.4.2 | Green Light | 67 |
|  |  | 3.2.5 | Γραφειακός Εξοπλισμός | 68 |
|  |  | 3.2.6 | Επιπρόσθετες απαιτήσεις και καινοτομίες στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας | 69 |
|  |  | 3.2.7 | Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας | 70 |
|  |  |  | 3.2.7.1 | Συνδυασμένη Παραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού | 70 |
|  |  |  | 3.2.7.2 | Τεχνολογία CCGT (Combined Cycle Gas Turbines) | 71 |
|  |  |  | 3.2.7.3 | Προώθηση κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής | 71 |
|  |  | 3.2.8 | Κοινοτικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης | 72 |
|  | 3.3 | Περιβαλλοντική Διάσταση | 72 |
|  |  | 3.3.1 | Οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας (εναέριας, οδικής, θαλάσσιας και σιδηροδρομικής) | 72 |
|  |  | 3.3.2 | Ανάπτυξη αγοράς για καθαρά οχήματα | 73 |
|  |  | 3.3.3 | Διάφορα μέτρα για τις μεταφορές (επιβολή διοδίων, ελαστικά, αεροπορία) | 75 |
|  |  | 3.3.4 | Μέτρα για οικολογικό σχεδιασμό των ηλεκτρικών συσκευών, κοινοτικό σύστημα οικο-σήματος | 75 |
|  |  | 3.3.5 | Μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων στη βιομηχανία και στις μεταφορές | 77 |
|  |  | 3.3.6 | Μηχανισμός εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών | 79 |
|  | 3.4 | Οικονομική Διάσταση | 80 |
|  |  | 3.4.1 | Φορολογική πολιτική | 80 |
|  |  | 3.4.2 | Τιμολογιακή πολιτική | 81 |
|  |  | 3.4.3 | Τόνωση επενδύσεων σε τεχνολογίες και έργα ενεργειακής απόδοσης | 82 |
|  |  | 3.4.4 | Καλύτερη κατανομή των κρατικών ενισχύσεων | 84 |
|  |  | 3.4.5 | Κανονιστική ρύθμιση δραστηριοτήτων δικτύου | 84 |
|  | 3.5 | Κοινωνική Διάσταση | 85 |
|  |  | 3.5.1 | Δραστηριότητες για διάδοση της πληροφορίας και επιμόρφωση | 85 |
|  |  | 3.5.2 | Οι Δημόσιες αρχές δίνουν το παράδειγμα (κρατικές προμήθειες αποτελεσματικής τεχνολογίας, δημόσιες συμβάσεις) | 86 |
|  | 3.6 | Πολιτική και άλλες διαστάσεις | 86 |
|  |  | 3.6.1 | Θεσμικά μέτρα για την ανάπτυξη αγοράς για οικονομικές υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης | 86 |
|  |  | 3.6.2 | Κατάστρωση εθνικού σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση | 88 |
|  |  | 3.6.3 | Λευκά Πιστοποιητικά | 89 |
|  |  | 3.6.4 | Ενεργειακή απόδοση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο | 89 |
|  |  | 3.6.5 | Δράσεις σε διεθνές επίπεδο | 89 |
| 4. | Εργαλεία πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα | 92 |
|  | 4.1 | Τεχνολογική Διάσταση | 93 |
|  |  | 4.1.1 | Γενικά περί κτιριακών εγκαταστάσεων | 93 |
|  |  |  | 4.1.1.1 | Πρότυπα για τη θερμομόνωση των νέων κτιρίων (οικιακός και τριτογενής τομέας) | 93 |
|  |  |  | 4.1.1.2 | Ρύθμιση της μέγιστης εσωτερικής θερμοκρασίας στους 18°C | 94 |
|  |  |  | 4.1.1.3 | Κατανομή των δαπανών θέρμανσης σε κτίρια με πολλούς κατοίκους | 94 |
|  |  |  | 4.1.1.4 | Κωδικοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας για τα κτίρια | 95 |
|  |  |  | 4.1.1.5 | Διαδικασίες ενεργειακών ελέγχων, απαιτήσεις κι οδηγίες | 96 |
|  |  | 4.1.2 | Μέτρα για τις οικιακές συσκευές | 97 |
|  |  | 4.1.3 | Καυστήρες-Λέβητες, Θέρμανση νερού | 98 |
|  |  |  | 4.1.3.1 | Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων | 98 |
|  |  |  | 4.1.3.2 | Πρότυπα επιθεώρησης για λέβητες κεντρικής θέρμανσης | 99 |
|  |  |  | 4.1.3.3 | Πρότυπα απόδοσης για τους νέους λέβητες | 100 |
|  |  |  | 4.1.3.4 | Πρότυπα επιθεώρησης για τους βιομηχανικούς λέβητες | 100 |
|  | 4.2 | Περιβαλλοντική Διάσταση | 101 |
|  |  | 4.2.1 | Μέτρα για τα οχήματα | 101 |
|  |  |  | 4.2.1.1 | Επισήμανση με ετικέτες της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών των νέων αυτοκινήτων | 101 |
|  |  |  | 4.2.1.2 | Τεχνική επιθεώρηση οχημάτων | 102 |
|  |  |  | 4.2.1.3 | Κάρτα ελέγχου εκπομπών καυσαερίου | 103 |
|  |  | 4.2.2 | Μέτρα για τις υποδομές | 103 |
|  |  |  | 4.2.2.1 | Βελτιώσεις στις υποδομές οδικών μεταφορών | 103 |
|  |  |  | 4.2.2.2 | Βελτιώσεις στα δημόσια δίκτυα μεταφοράς | 104 |
|  |  |  | 4.2.2.3 | Βελτιώσεις στα δημόσια λεωφορεία | 106 |
|  | 4.3 | Οικονομική Διάσταση | 106 |
|  |  | 4.3.1 | Φορολογική απαλλαγή για τη χρήση φυσικού αερίου και ΑΠΕ | 106 |
|  |  | 4.3.2 | Χρήση diesel και υγραερίου από τα ταξί | 107 |
|  |  | 4.3.3 | Προώθηση οχημάτων με χαμηλή ρύπανση | 107 |
|  | 4.4 | Κοινωνική και Πολιτική Διάσταση | 108 |
|  |  | 4.4.1 | Υποχρεωτική λογιστική ενέργειας για τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις | 108 |
|  |  | 4.4.2 | Εθνικό Πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010 | 108 |
|  |  | 4.4.3 | Μηχανισμός στήριξης για τις ΑΠΕ, τη συμπαραγωγή και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας | 114 |
|  |  | 4.4.4 | Εφαρμογή του EMAS και του προτύπου ISO 14001 στην Ελλάδα | 118 |
| 5. | Ανασκόπηση κυριότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων | 120 |
|  | 5.1 | Εισαγωγή | 121 |
|  | 5.2 | Πολυκριτηριακή Ανάλυση | 121 |
|  |  | 5.2.1 | Εισαγωγή | 121 |
|  |  | 5.2.2 | Συνοπτική παρουσίαση και βήματα της πολυκριτηριακής ανάλυσης | 122 |
|  |  | 5.2.3 | Μεθοδολογικό πλαίσιο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων | 123 |
|  |  |  | 5.2.3.1 | Το αντικείμενο της απόφασης | 124 |
|  |  |  | 5.2.3.2 | Συνεπής οικογένεια κριτηρίων | 125 |
|  |  |  | 5.2.3.3 | Μοντέλο ολικής προτίμησης | 126 |
|  |  | 5.2.4 | Διαφορετικές μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης | 127 |
|  |  |  | 5.2.4.1 | Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας (multi-attribute utility theory) | 128 |
|  |  |  | 5.2.4.2 | Θεωρία σχέσεων υπεροχής | 131 |
|  |  |  | 5.2.4.3 | Πολυκριτήριος γραμμικός προγραμματισμός (multi-objective linear programming) | 143 |
|  |  |  | 5.2.4.4 | Αναλυτική-συνθετική προσέγγιση | 144 |
|  |  |  | 5.2.4.5 | Διαδικασίες που χρησιμοποιούν εισόδους ποιοτικών δεδομένων | 148 |
|  |  |  | 5.2.4.6 | Μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης που βασίζονται σε ασαφή σύνολα | 149 |
|  |  |  | 5.2.4.7 | Άλλες μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης | 149 |
|  | 5.3 | Έμπειρα συστήματα | 150 |
|  |  | 5.3.1 | Γενικά | 150 |
|  |  | 5.3.2 | Δομή ενός έμπειρου συστήματος | 151 |
|  |  | 5.3.3 | Το σύστημα G2 | 153 |
|  |  | 5.3.4 | Άλλα ενεργειακά συστήματα | 154 |
|  |  | 5.3.5 | Έμπειρα συστήματα για ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας | 157 |
| 6. | Ανάλυση λειτουργίας υπαρχόντων εργαλείων πολιτικής για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα | 160 |
|  | 6.1 | Εισαγωγή | 161 |
|  | 6.2 | Το πλαίσιο εργασίας | 161 |
|  |  | 6.2.1 | Επιλογή και διατύπωση κριτηρίων αξιολόγησης | 161 |
|  |  | 6.2.2 | Επιλογή δράσεων εξοικονόμησης προς αξιολόγηση | 166 |
|  | 6.3 | Αποτίμηση εργαλείων πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα | 167 |
|  |  | 6.3.1 | Δράσεις εξοικονόμησης που αφορούν στα οχήματα μεταφοράς | 168 |
|  |  | 6.3.2 | Το Εθνικό Πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010 | 169 |
|  |  | 6.3.3 | Δράσεις εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα | 170 |
|  |  | 6.3.4 | Δράσεις για τη βελτίωση των οδικών μεταφορών | 172 |
| 7. | Συμπεράσματα - Προοπτικές | 174 |
|  | 7.1 | Συμπεράσματα | 175 |
|  | 7.2 | Προοπτικές | 176 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι | 178 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ | 187 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ | 195 |
| Βιβλιογραφία | 199 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Σκοπός

Κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των Σύγχρονων Εργαλείων Πολιτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας, η ανάπτυξη των οποίων είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάγκης ύπαρξης δομημένων μεθοδολογιών και στρατηγικών για την αποτελεσματική και συντονισμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και την ταυτόχρονη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθεί η ανάγκη χάραξης γενικότερης πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στις μέρες μας με βάση τα μεγάλα προβλήματα ενεργειακής επάρκειας και τις οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Στο πλαίσιο της παρουσίασης των πολιτικών αυτών θα πραγματοποιηθεί μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των σύγχρονων εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο να αποτυπωθούν με μεθοδικό τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως ο σκοπός τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και το δυναμικό εξοικονόμησης τους. Παράλληλα με την παραπάνω μελέτη θα παρουσιαστούν οι κύριες μεθοδολογίες αξιολόγησης τους και θα γίνει μια προσπάθεια αποτίμησης της λειτουργίας των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Τέλος, θα εξαχθούν κάποια συμπεράσματα για τις γενικότερες πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και θα δοθούν ορισμένες εκτιμήσεις σχετικά με τη μελλοντική τους πορεία και ανάπτυξη.

1.2. Φάσεις

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Μάιος 2006-Σεπτέμβριος 2006 σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία που αποτελείται από πέντε φάσεις:

Φάση 1: Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης έγινε μια ενδελεχής μελέτη βασικών ενεργειακών μεγεθών της Ευρώπης (ενεργειακή κατανάλωση, δείκτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακή ένταση, σύνθεση μείγματος ενεργειακής κατανάλωσης κτλ) προκειμένου να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα της εφαρμογής δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Φάση2: Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε μια ευρεία συλλογή στοιχείων για τα Σύγχρονα Εργαλεία Πολιτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η φάση αυτή μονοπώλησε το ενδιαφέρον αναζήτησης που πραγματοποιήθηκε γενικότερα, ενώ και χρονικά αποτέλεσε το μεγαλύτερο κομμάτι της παρούσας διπλωματικής. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε μια μεθοδική περιγραφή και ταξινόμηση αυτών των δράσεων σε όλες τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Φάση 3: Κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης επιχειρήθηκε μια αναζήτηση πρόσφατων, βιβλιογραφικών  στοιχείων που αφορούσαν τα δυναμικά εξοικονόμησης των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου να γίνει μια ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τους.

Φάση 4: Στην τέταρτη φάση έγινε μια αναλυτική μελέτη των βασικότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας.

Φάση 5: Κατά τη διάρκεια της πέμπτης φάσης ορίστηκαν και διατυπώθηκαν με προσοχή τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης της λειτουργίας των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ παράλληλα έγινε και μια βασική επιλογή ορισμένων δράσεων εξοικονόμησης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια αποτίμηση της λειτουργίας τους με βάση τα κριτήρια που είχαν προεπιλεγεί.

Φάση 6: Στην τελευταία φάση έγινε εξαγωγή ορισμένων βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής, αλλά και διαπίστωση των προοπτικών που διαφαίνονται από την άμεση εφαρμογή των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας.

1.3. Δομή

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει την παρακάτω δομή:

Αρχικά, υπάρχει μια σύντομη περίληψη της διπλωματικής εργασίας, στην οποία παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια σημεία της. Η περίληψη αυτή υπάρχει και στην Αγγλική γλώσσα. Στην συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας περιεχομένων και η ευρεία περίληψη της εργασίας. Τέλος, ακολουθεί η διπλωματική εργασία, που αποτελείται από 7 κεφάλαια. Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Πρόκειται για το παρόν κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το θέμα της εργασίας και οι φάσεις εκπόνησης της.

Κεφάλαιο 2: Ανάγκη ύπαρξης εργαλείων πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία εισαγωγή στο γενικότερο ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και αναλύεται η αναγκαιότητα της ενεργειακής απόδοσης μέσα από τρεις βασικούς άξονες-στόχους: την κλιματική αλλαγή, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κεφάλαιο 3: Εργαλεία Πολιτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικότερα εργαλεία για την προώθηση της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα εκτιμώμενα δυναμικά εξοικονόμησης τους.

Κεφάλαιο 4: Εργαλεία Πολιτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Ελλάδα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικότερα εργαλεία για την προώθηση της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα μαζί με τα εκτιμώμενα δυναμικά εξοικονόμησης τους.

Κεφάλαιο 5: Ανασκόπηση κυριότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ανασκόπηση των βασικότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας.

Κεφάλαιο 6: Ανάλυση λειτουργίας υπαρχόντων εργαλείων πολιτικής για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα

Στο κεφάλαιο αυτό διαμορφώνεται το βασικό πλαίσιο αξιολόγησης των διαφόρων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο μέσω της επιλογής και διατύπωσης κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης.

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα-Προοπτικές

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα κι οι προοπτικές που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.1. Γενική ενεργειακή κατάσταση

2.1.1. Γενικά

Οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ’70 παρακίνησαν πολλές χώρες να επανεξετάσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, ώστε να εξαρτώνται σε μικρότερο βαθμό από το πετρέλαιο. Ο σχετικός προβληματισμός σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβήτησε τον έως τότε αδιάσπαστο σύνδεσμο μεταξύ ανάπτυξης του ΑΕΠ και ενεργειακής ζήτησης, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’70. Η εν λόγω αποσύνδεση ΑΕΠ και ενεργειακής ζήτησης παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 2.1.:  Ανάπτυξη της πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας και των “negajoules” στην ΕΕ-15

(“negajoules”: εξοικονόμηση ενέργειας υπολογιζόμενη με βάση την ένταση ενέργειας το 1971)

Πηγή: Enerdata

Ωστόσο, μπορεί οι πετρελαϊκές κρίσεις να οδήγησαν στη λήψη μιας σειράς μέτρων για την ενεργειακή απόδοση, η απουσία όμως ενδελεχών δομικών μέτρων σήμαινε ότι δε θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί η ζήτηση. Έγινε κατανοητό ότι είναι αδύνατο να αναληφθεί αποτελεσματική δράση για την ουσιαστική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης χωρίς πρώτα να έχουν εντοπιστεί οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η σπατάλη, ώστε να αντιμετωπιστούν στο μέλλον. Μάλιστα, η επίγνωση αυτού του γεγονότος ενισχύεται από τη σημερινή, διεθνή οικονομική κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες –Κίνα, Βραζιλία και Ινδία- και τη συνακόλουθη αύξηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Έτσι, η σχετικά πρόσφατη αύξηση στις τιμές ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές, και ιδιαίτερα στις τιμές του πετρελαίου, αναβίωσε το ενδιαφέρον για τη διαχείριση της ζήτησης.

Μόλις το έτος 2000, με την Πράσινη Βίβλο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σαφή στρατηγική που βασίζεται κατά κύριο λόγο στη διαχείριση της ζήτησης κι όχι πλέον μόνο σε  πολιτικές προσφοράς ενέργειας. Τα ίδια ισχύουν όσον αφορά τους διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA- International Energy Agency), ο οποίος πρόσφατα άρχισε να εξετάζει κατά προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση, εξαιτίας των ακραίων τιμών του πετρελαίου. Εξάλλου, παρατηρείται έλλειψη διαρθρωμένου διαλόγου, τόσο μεταξύ παραγωγών και καταναλωτριών χωρών, που θα επέτρεπε την εισαγωγή ελάχιστου βαθμού διαφάνειας στην αγορά και θα συνέβαλε στην επίτευξη σταθερών τιμών, όσο και μεταξύ καταναλωτριών χωρών, που εάν υπήρχε θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παγκόσμιας κλίμακας στρατηγική βασισμένης στη ζήτηση και στην επίτευξη χαμηλής ενεργειακής έντασης (ενεργειακή ένταση = καταναλισκόμενη ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή μιας οικονομικής μονάδας). Στο ακόλουθο διάγραμμα εμφανίζονται οι μεγάλες διαφορές στην ενεργειακή ένταση μεταξύ ευρύτερων ζωνών κατανάλωσης για το 2003 που προκύπτουν ως συνέπεια των παραπάνω.

Σχήμα 2.2.: Ενεργειακή ένταση το 2003 (ΤΙΠ/ εκατ. Ευρώ)

Πηγή: Enerdata

Στο ακόλουθο διάγραμμα η παραπάνω σύγκριση διορθώνεται ως προς τις διαφορές στην αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων στις εν λόγω οικονομικές περιφέρειες.

Σχήμα 2.3.: Ενεργειακή ένταση το 2003 (ΤΙΠ/ εκατ. ευρώ-ΑΕΠ), ΑΕΠ προσαρμοσμένο ως προς ισοτιμία αγοραστικής δύναμης                                                                                                            Πηγή: Enerdata

Όπως φαίνεται από το πρώτο διάγραμμα, η Κίνα χρησιμοποιεί επί του παρόντος υπέρ-πενταπλάσια ενέργεια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή μιας μονάδας του ΑΕΠ, ενώ οι Η.Π.Α. χρησιμοποιούν περίπου 50% περισσότερο. Γίνεται, επομένως, σαφές ότι με τη σημερινή έκρηξη της ενεργειακής ζήτησης ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία, η ενεργειακή απόδοση επιβάλλεται να είναι μία από τις κεντρικές πολιτικές που θα επιδιώξει, αφενός να συμβιβάσει τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες του αναπτυσσόμενου κόσμου, αφετέρου να εξασφαλίσει σταθερή οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος [6], [9].

2.1.2. Παρούσα ενεργειακή κατάσταση στην Ε.Ε.

Από τις αρχές του 1970 έως το 2002, η ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ-25 αυξήθηκε σχεδόν κατά 40% – ή 1% ετησίως – ενώ το ΑΕΠ διπλασιάστηκε, αυξανόμενο κατά μέσο όρο 2,4% ετησίως. Η ένταση της ενέργειας, ο λόγος του ΑΕΠ προς την κατανάλωση ενέργειας, μειώθηκε επομένως κατά το ένα τρίτο. Ωστόσο, από το 2000, η βελτίωση αυτή στην ένταση ενέργειας ήταν λιγότερο σημαντική, φθάνοντας μόλις ποσοστό 1% σε μια διετία. Στο σχήμα 2.4. απεικονίζονται η συνολική ενεργειακή κατανάλωση  στην Ευρώπη ανά καύσιμο κι η ένταση ενέργειας από το 1990 και μετά (τιμή βάσης είναι η ενεργειακή ένταση του 1990).

Σχήμα 2.4.: Συνολική ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη ανά καύσιμο και ένταση της ενέργειας  (ενεργειακή ένταση 1990=100)

Πηγή: Enerdata

Ο κοινοτικός αυτός μέσος όρος δεν αντικατοπτρίζει τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες οφείλονται  στις διαφορές στην οικονομική διάρθρωσή τους (π.χ. βιομηχανία μεγαλύτερης ή μικρότερης ενεργειακής έντασης), στην ισοτιμία του εθνικού νομίσματος σε σχέση με το ευρώ και στο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που είναι κατά πολύ υψηλότερο στην ΕΕ-15.

Παρακάτω παρουσιάζεται διαχρονικά η πορεία της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη των 25 και των 5 επιπλέον υποψήφιων προς ένταξη χωρών ανά τομέα

Σχήμα 2.5.: Τελική ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη των 25 και των 5 υποψήφιων προς ένταξη χωρών ανά τομέα (εκατ. ΤΙΠ)

Πηγή: COM(2000) 769 - Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής, «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», [9]

Από το παραπάνω σχήμα συμπεραίνεται ότι, ενώ η ζήτηση ενέργειας στη βιομηχανία παραμένει σχετικά σταθερή εξαιτίας της μετάβασης σε μια οικονομία βασισμένης περισσότερο σε υπηρεσίες, οι ανάγκες για μεταφορές και θέρμανση στον οικιακό και τριτογενή τομέα είναι αυτές που ευθύνονται για την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική κατανάλωση στην ΕΕ-25 το 2005 έφτασε τα 1725 εκατομμύρια ΤΙΠ. Η κατανομή ανά τομέα αυτής της κατανάλωσης φαίνεται παρακάτω.

Σχήμα 2.6.: Μεικτή ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ-25, 1725 εκατ. ΤΙΠ το 2005

Πηγή: COM(2005) 265 – Πράσινη Βίβλος «για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα», [6]

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σήμερα ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς αποτελεί την οικονομική περιφέρεια με τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανάλωση, ενώ έρχεται πρώτη στις εισαγωγές ενέργειας. Δυστυχώς, οι ενεργειακοί πόροι που βρίσκονται στο έδαφος της είναι περιορισμένοι και παρά τις αξιοσημείωτες προόδους που έγιναν για άντληση συμβατικών ενεργειακών πόρων, η εξαγωγή τους παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή. Παρόλα αυτά, η εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης μειώθηκε από 60% που ήταν το 1973 σε 50% μέχρι το 1999, χάρη σε μια σειρά από πολιτικές (διαχείριση ζήτησης, καλύτερη αξιοποίηση του πετρελαίου της Βόρειας θάλασσας, αναζωογόνηση των πυρηνικών προγραμμάτων, έρευνες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.α.). Ωστόσο, σημερινές μελέτες αποδεικνύουν ότι εφόσον συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις στην ενεργειακή κατανάλωση και στην οικονομική ανάπτυξη, το ποσοστό της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από εξωτερικούς πόρους θα ανέλθει στο 70% μέχρι το 2030 [9], [6]. Στο σχήμα 2.7. δείχνεται αναλυτικότερα η προβλεπόμενη εξάρτηση της Ευρώπης-30 για κάθε καύσιμο ξεχωριστά.

Σχήμα 2.7.: Ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης των 25 και των 5 υποψήφιων προς ένταξη χωρών ανά καύσιμο

Πηγή: COM(2000) 769 - Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής, «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», [9]

2.1.3. Ενεργειακή απόδοση: αναγκαιότητα για ανάληψη δράσης

Η τιμή των 1.725 εκατομμυρίων ΤΙΠ που καταναλώνουν ετησίως τα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται στα 500 δις € (ή πάνω από 1000 € ανά άτομο ετησίως), από τα οποία τα 240 δις αφορούν το εξωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενέργεια είναι δαπανηρή και αρχίζει επίσης να σπανίζει. Σύμφωνα, μάλιστα, με πολλούς εμπειρογνώμονες, τα γνωστά αποθέματα πετρελαίου επαρκούν μόνο για την κάλυψη των σημερινών αναγκών επί 40 έτη. Στην Ευρώπη, ωστόσο, συνεχίζεται η σπατάλη μεγάλου ποσοστού της ενέργειας αυτής, είτε από ανεπαρκή εξοπλισμό, είτε επειδή οι χρήστες της ενέργειας δεν έχουν επίγνωση. Πρόκειται για κόστος χωρίς όφελος, είτε η σπατάλη αυτή γίνεται στο σημείο της παραγωγής, είτε στη χρήση. Το τεράστιο αυτό κεφάλαιο που χάνεται θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αλλού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων, ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών, τεχνολογιών και επενδύσεων.

Η οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας συνεπάγεται, για την ΕΕ, μικρότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, μεγαλύτερο σεβασμό του περιβάλλοντος και μειωμένη δαπάνη για την κοινοτική οικονομία σε μια εποχή αυξημένης ανταγωνιστικότητας. Ο περιορισμός των ενεργειακών αναγκών αποτελεί επομένως στόχο πολιτικής που θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του θεματολογίου της Λισσαβόνας, δίνοντας ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Η πολιτική ενεργειακής απόδοσης συνεπάγεται επίσης σημαντική εξοικονόμηση για την ενεργειακή δαπάνη των νοικοκυριών, επομένως έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια και τις Μεταφορές δημοσίευσε πρόσφατα ένα έγγραφο με τίτλο «Οι Ευρωπαϊκές Προτεραιότητες για την Ενέργεια-Κατευθυντήριες Γραμμές για τα σχέδια της Επιτροπής για το 2005», όπου περιγράφονται οι έξι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο μέσο-βραχυπρόθεσμο μέλλον. Πρώτη μεταξύ αυτών είναι η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, όπου, μάλιστα, τίθεται και σαφής στόχος για εξοικονόμηση 70 εκατομμυρίων ΤΙΠ σε ετήσια βάση μέχρι το 2010. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 15 δις € ετησίως, αποφυγή σημαντικών εκπομπών CO2 και μείωση κατά 4% της εξάρτησης από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους [6].

2.2.  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

2.2.1. Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες στατιστικές και άλλες επιστημονικές ενδείξεις καταδεικνύουν μια σαφή κλιματική αλλαγή, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη λειτουργία του ενεργειακού τομέα, αφού οι εκπομπές συγκεκριμένων αερίων (και ιδιαίτερα του ) οδηγούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μάλιστα, η ενέργεια είναι η πηγή των 4/5  (78%) του συνόλου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με το ένα τρίτο αυτού του ποσοστού να οφείλεται στον τομέα των μεταφορών. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε θεώρηση γίνεται σχετικά με το μελλοντικό ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, κι ειδικά σε θέματα διαχείρισης και διαφοροποίησης ενεργειακών πόρων, δε μπορεί να αγνοεί τον παράγοντα της κλιματικής αλλαγής [85].

2.2.2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Το 1896 ο Σουηδός νομπελίστας χημικός Svante Arrhenius υποστήριξε ότι οι εκπομπές συγκεκριμένων αερίων από ανθρωπογενείς πηγές είναι δυνατόν να αλλάξουν τη σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας και, κατά συνέπεια, να επιφέρουν αλλαγές στο κλίμα. Τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα έγιναν σημαντικές επιστημονικές προσπάθειες προκειμένου να γίνει κατανοητή η περίπλοκη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην συγκέντρωση αερίων στην ατμόσφαιρα και στο παγκόσμιο κλίμα. Τελικά, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η συγκροτημένη πλέον επιστήμη για την κλιματική αλλαγή κατάφερε να περιγράψει τη διαδικασία του φαινομένου του θερμοκηπίου και να συνδέσει την ενέργεια με την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Στο Σχήμα 2.8. παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Σχήμα 2.8.: Διαδικασία δημιουργίας φαινομένου του θερμοκηπίου

Πηγή:Encyclopedia of the Atmospheric Environment

Στην ουσία η δημιουργία ενός στρώματος αερίων τα οποία προέρχονται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες παγιδεύει την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία ανακλάται στην επιφάνεια της γης, μες στην ατμόσφαιρα και δεν της επιτρέπει να διαφύγει προς το διάστημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συσσώρευση θερμότητας στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας (αρχικά υπό την μορφή ακτινοβολίας) και εν συνεχεία η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη (global warming). Σε μικροσκοπική κλίμακα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με την λειτουργία ενός θερμοκηπίου (από όπου πήρε την ονομασία του και το φαινόμενο αυτό) αφού και στην τελευταία περίπτωση έχουμε παγίδευση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο.

Η σύνθεση αυτού του στρώματος των αερίων αποτελείται στην πραγματικότητα από πολλών ειδών αέρια. Τα έξι κυριότερα αέρια του θερμοκηπίου κι η συμβολή τους στις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου φαίνονται αντίστοιχα στον Πίνακα 2.1. και στο Σχήμα 2.9.

Πίνακας 2.1.: Τα έξι αέρια του θερμοκηπίου

| Συμβολισμός | Ονομασία |
| --- | --- |
| CO2 | Διοξείδιο του άνθρακα |
| CH4 | Μεθάνιο |
| N2O | Υποξείδιο του αζώτου |
| HFCS | Υδρογονοφθοράνθρακες |
| PFCS | Υπερφθοράνθρακες |
| SF6 | Εξαφθοριούχο θείο |

Σχήμα 2.9.: Συμβολή κάθε αερίου στις συνολικές εκπομπές

Πηγή: The APEC Virtual Center for Environmental Technology Exchange. What is Global Warming?

http://www.epcc.pref.osaka.jp/apec/eng/earth/global_warming/what.html

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), στην οποία μετέχουν οι κορυφαίοι παγκοσμίως εμπειρογνώμονες στον τομέα του περιβάλλοντος, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,4 έως 5,8 °C μεταξύ των ετών 1990 και 2100, εφόσον δεν μεταβληθούν οι σημερινές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Στο συμπέρασμα αυτό μπορεί κανείς να καταλήξει με σχετικά απλό συλλογισμό αν αναλογιστεί ότι η δεκαετία του 1990 υπήρξε η θερμότερη δεκαετία στον πλανήτη από τα μέσα του δεκάτου εβδόμου αιώνα. Κάτι τέτοιο αυτόματα σημαίνει ότι η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να ανέλθει κατά 9 έως 88 εκατοστά κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Τα παραπάνω, όπως είναι αντιληπτό θα έχουν τραγικές συνέπειες. Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένες από τις πλέον αναμενόμενες και σημαντικές. Η γεωγραφική μετατόπιση – μετανάστευση διαφόρων ειδών πανίδας και χλωρίδα αναμένεται να είναι έντονη καθώς επίσης και η εξαφάνιση πολλών από αυτά. Οι απότομες μεταβολές των χαρακτηριστικών των βροχοπτώσεων θα ασκήσουν πίεση στους υδάτινους πόρους πολλών περιοχών, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει τόσο τα αποθέματα πόσιμου νερού όσο και την άρδευση. Αναμένεται αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των πλημμύρων με αντίστοιχα οικονομικά κόστη και δεινά για τους πληθυσμούς. Οι θερμές περίοδοι του έτους αναμένεται να είναι ξηρότερες στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές μέσου γεωγραφικού πλάτους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η συχνότητα των φαινομένων ξηρασίας και να υποβαθμιστούν τα εδάφη. Οι αύξηση της στάθμης των θαλασσών θα οδηγήσει στον αφανισμό ολόκληρων εκτάσεων – κρατών (π.χ. Ολλανδία) [85].

2.2.3. Διεθνές πλαίσιο για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (1992) καθώς και το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997) αποτελούν στην ουσία το διεθνές πλαίσιο που έχει υπάρξει μέχρι τώρα για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής για λόγους που οφείλονται στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Η σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC) αποτελεί το πρώτο στην ουσία διεθνές μέτρο με το οποίο επιδιώχθηκε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Συνήφθη το Μάιο του 1992 και άρχισε να ισχύει το Μάρτιο του 1994. Σύμφωνα με αυτή, κάθε συμβαλλόμενο μέλος – κράτος έχει την υποχρέωση να θεσπίσει εθνικά προγράμματα για τον περιορισμό των εθνικών εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα απαιτείται από αυτά να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις σχετικές με την πρόοδο που επιτελούν. Η σύμβαση αυτή απαιτούσε από τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες να επιτύχουν σταθεροποίηση των δικών τους εκπομπών αερίων στα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2000.

Ωστόσο, στις 11 Δεκεμβρίου του 1997 εγκρίνεται πρωτόκολλο της UNFCCC στην Ιαπωνική πόλη Κιότο, με το οποίο τίθενται νομικά δεσμευτικά όρια στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις αναπτυγμένες χώρες και προβλέπονται καινοτόμοι μηχανισμοί υλοποίησης με βάση τις δυνάμεις της αγοράς. Ο αντικειμενικός στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές του συνόλου των έξι αερίων από τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, ώστε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2012 να βρίσκονται 5% χαμηλότερα από το επίπεδο του 1990. Τελικά, το Πρωτόκολλο του Κιότο μπήκε σε πλήρη εφαρμογή στις 16 Φεβρουαρίου του 2005 και παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα υπογραφτεί από τις Η.Π.Α., η έναρξή του σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Επίσης, το πρωτόκολλο έχει θεσπίσει 3 ευέλικτους μηχανισμούς  (The Kyoto Mechanisms), που έχουν αντικειμενικό σκοπό να μειώσουν το κόστος επίτευξης των στόχων του Κιότο. Συγκεκριμένα, οι ευέλικτοι μηχανισμοί επιτρέπουν στις χώρες του παραρτήματος Ι (Annex Ι countries – χώρες οι οποίες έχουν δεσμευτεί να μειώσουν σε κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό η κάθε μία της εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου) να εκπληρώσουν μέρος των δεσμεύσεων για τα όρια εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αγοράσουν μειώσεις εκπομπών, είτε μέσω της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων εκπομπών, είτε επενδύοντας σε έργα φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι ευέλικτοι μηχανισμοί του Κιότο είναι οι εξής :

- Τα Προγράμματα από Κοινού (ΠΚ) επιτρέπουν στις επιχειρήσεις ή στις χώρες με δεσμεύσεις (χώρες παραρτήματος Ι) όσον αφορά το όριο εκπομπών, να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα προγράμματα μείωσης εκπομπών σε άλλες χώρες του παραρτήματος Ι, των οποίων οι οικονομίες είναι σε μετάβαση, και να καρπωθούν τις μονάδες που θα τους πιστωθούν για τις μειώσεις που θα επιτύχουν.

- Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ) επιτρέπει στις επιχειρήσεις ή στις χώρες με δεσμεύσεις ορίων εκπομπών (χώρες παραρτήματος Ι)  να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα προγράμματα μειώσεως εκπομπών που θα εγγυούνται διαρκή, σταθερή και μακροπρόθεσμου ορίζοντα ανάπτυξη σε αναπτυσσόμενες χώρες (εκτός χωρών παραρτήματος Ι) και να καρπωθούν τις μονάδες που θα τους πιστωθούν για τις μειώσεις που θα επιτύχουν.

- Η Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΔΔΕ) επιτρέπει στις επιχειρήσεις ή στις χώρες με δεσμεύσεις ορίων εκπομπών να μεταφέρουν μέρος των επιτρεπόμενων εκπομπών από μία χώρα στην άλλη, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τα συνολικά επιτρεπόμενα όρια [87].

2.2.4. Νομοθετικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση  για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου

Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της έχουν συμφωνήσει σε διαφορετικά μεταξύ τους επιμέρους ποσοστά μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αρκεί οι συνολικές τους εκπομπές να παραμείνουν 8% κάτω από τα επίπεδα του 1990. Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή των επιτρεπόμενων μειώσεων των αερίων του θερμοκηπίου για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε με τη συμφωνία καταμερισμού των αντίστοιχων «βαρών» (BSA-burden sharing agreement) τον Ιούνιο του 1998 κι οι υποχρεώσεις ανά κράτος φαίνονται στον πίνακα 2.4.

Πίνακας 2.2.: Καταμερισμός “βάρους” στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15

| Χώρα | Στόχος % για την περίοδο 2008-2012 | Χώρα | Στόχος % για την περίοδο 2008-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Βέλγιο | -7,5 | Λουξεμβούργο | -28 |
| Δανία | -21 | Ολλανδία | -6 |
| Γερμανία | -21 | Αυστρία | -13 |
| Ελλάδα | +25 | Πορτογαλία | +27 |
| Ισπανία | +15 | Φινλανδία | 0 |
| Γαλλία | 0 | Σουηδία | +4 |
| Ιρλανδία | +13 | Μεγάλη Βρετανία | -12,5 |
| Ιταλία | -6,5 | ΕΕ-15 | -8 |

Πηγή: http://www.climnet.org/resources/euburden.htm

Στις 13 Οκτωβρίου 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2003/87/ΕΚ, η οποία καθιερώνει ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της ΕΕ προκειμένου να προωθήσει τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, στόχος της παραπάνω οδηγίας είναι να συμβάλει, μέσω μιας εύρυθμης ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της και να περιορίσει, κατά το δυνατόν, τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Βασική απαιτούμενη δράση σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας είναι η κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) (National Allocation Plan - ΝAP), το οποίο θα προσδιορίζει τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπών που το κάθε κράτος μέλος σκοπεύει να διανείμει για την πρώτη τριετία εφαρμογής (2005-7). Επιπλέον το ΕΣΚΔΕ θα ορίζει την αναλυτική κατανομή των δικαιωμάτων αυτών στους κλάδους – εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία [94].

Τέλος, το καλοκαίρι του 2004 υιοθετήθηκε η οδηγία 2004/101/ΕΚ που έχει συμπληρωματικό και διορθωτικό χαρακτήρα επί της προηγούμενης σχετικής οδηγίας (2003/87/ΕΚ) αφού περιέχει αρκετές τροποποιητικές διατάξεις πάνω στην υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της ΕΕ, ενώ, παράλληλα, συνδέει το ήδη υπάρχον σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου με τους υπόλοιπους ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, θέτοντας στην ουσία τις βάσεις για την δημιουργία εσωτερικών μηχανισμών μέσα στην ίδια την Κοινότητα παρόμοιων με αυτών του Πρωτοκόλλου (ΠΚ, ΜΚΑ). Έτσι, η νέα οδηγία επιτρέπει σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκτελέσουν έργα που οδηγούν στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να καρπωθούν οι ίδιες της μειώσεις των εκπομπών που επιτεύχθηκαν [85].

2.2.5. Συμβολή των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στην επίτευξη των στόχων του Κιότο

Η επίτευξη των υποχρεώσεων του Κιότο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (αλλά και ενδεχόμενων μελλοντικών  υποχρεώσεων) χωρίς να διακινδυνεύσει η οικονομική ανάπτυξη κι η κοινωνική συνοχή της Ευρώπης αποτελεί ένα εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο. Είναι γεγονός ότι υφίστανται διάφορες τεχνολογικές δυνατότητες για άμεση μείωση των εκπομπών, όπως  υπόγεια ταφή του , ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας χωρίς , παραγωγή βαριδιών άνθρακα μέσω αναδάσωσης ή μέσω ανάπτυξης υποβρύχιου πλαγκτόν κλπ. οι οποίες, ωστόσο, είναι δύσκολες στην εφαρμογή τους και δαπανηρές.

Συνεπώς, η εξοικονόμηση ενέργειας (μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές) είναι αναμφίβολα ο ταχύτερος, αποτελεσματικότερος και οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος για τον περιορισμό αερίων του θερμοκηπίου και θα συμβάλλει με μείζονα τρόπο στις μακροπρόθεσμες κοινοτικές προσπάθειες για καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωση της για την αλλαγή του κλίματος, η Επιτροπή συμπέρανε ότι ποσοστό 50% της μελλοντικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να επιτευχθεί με βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενώ και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αναγνωρίζουν πλήρως τον ουσιώδη ρόλο της ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος [95].

2.3 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.3.1. Εισαγωγή

Η δημιουργία μιας ενιαίας, κοινοτικής αγοράς ενέργειας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ενεργειακής πολιτικής και υπήρξε πάντοτε βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όπως συνέβη και στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στο πεδίο της ενέργειας πρόκειται να κάνει την ευρωπαϊκή οικονομία περισσότερο ανταγωνιστική. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’90 η ευρωπαϊκή βιομηχανία πλήρωνε κατά μέσο όρο για τις ανάγκες της σε ηλεκτρισμό 40% περισσότερο από τις ανταγωνιστικές της βιομηχανίες στις Η.Π.Α. Ωστόσο, η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας αναγνωρίζει εκτός από την ανάγκη για οικονομική ανταγωνιστικότητα και άλλες βασικές παραμέτρους, όπως είναι η ενεργειακή ασφάλεια κι η προστασία του περιβάλλοντος. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εγγυηθούν με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας συγκαταλέγονται το αναφαίρετο δικαίωμα για σύνδεση στο ενεργειακό δίκτυο, οι κανόνες σε περιόδους επισκευών, οι απαιτήσεις για ανάπτυξη του ενεργειακού δικτύου κι άλλες υποχρεώσεις που εξασφαλίζουν την αδιάκοπη παροχή ενέργειας [9].

2.3.2. Νομοθετικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

Σε αντίθεση με τις Η.Π.Α. η Ευρώπη έχει ένα ομοιόμορφο νομοθετικό πλαίσιο για το άνοιγμα των ενεργειακών αγορών. Αυτό συνίσταται κατά κύριο λόγο σε μια μεμονωμένη οδηγία που επιβάλλει κάποιες ελάχιστες υποχρεώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ, αντίθετα, στις Η.Π.Α. δεν υπάρχει κανένας ομοσπονδιακός νόμος που να καθορίζει τέτοιες υποχρεώσεις, αφού οι αγορές απελευθερώνονται ξεχωριστά σε κάθε πολιτεία.

Αρχικά, η οδηγία του 1990 σχετικά με τη διαφάνεια στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων κι οι οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διαμέσου δικτύων (1990 και 1991 αντίστοιχα)  αποτελούν σταθμούς για την απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών στην Ευρώπη. Το 1996 και το 1998 αντίστοιχα οι παραπάνω οδηγίες τροποποιήθηκαν με δύο πληρέστερες οδηγίες (1996/92/ΕΚ και 1998/30/ΕΚ) . Το 2001 η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή ένα σύνολο μέτρων που εγγυώνται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό συνθήκες δίκαιου και υγιούς ανταγωνισμού, προστασίας του περιβάλλοντος και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ το 1996 είχαν ήδη διατυπωθεί οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και επέκταση ενός πανευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου [95].

Ωστόσο, οι οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ που αφορούν κοινούς κανόνες στην εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου αντιστοίχως αποτελούν ίσως το σπουδαιότερο βήμα που έχει γίνει μέχρι σήμερα προς την κατεύθυνση του ανταγωνισμού στο ενεργειακό πεδίο. Οι δύο αυτές οδηγίες σκοπεύουν να μετατρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 στη μεγαλύτερη ενιαία, ενεργειακή αγορά στον κόσμο, ενώ ορίζουν σαφείς ημερομηνίες για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς (1η Ιουλίου 2004 για όλους τους εμπορικούς καταναλωτές και 1η Ιουλίου 2007 για όλους τους οικιακούς καταναλωτές) . Μεγάλο μέρος αυτών των δύο οδηγιών αναφέρεται στην υποχρέωση των κρατών-μελών να εξασφαλίζουν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού στις διάφορες ενεργειακές εταιρείες, αλλά και στη δέσμευση των εταιρειών ενέργειας (παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης)  να πληρούν υποχρεώσεις δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια. Τέλος, οι δύο αυτές οδηγίες ενδυνάμωσαν ακόμα περισσότερο την ανεξαρτησία των διαχειριστών του συστήματος μεταφοράς από άλλες δραστηριότητες (π.χ. μεταφορά και διανομή) με το νομικό και επιχειρησιακό διαχωρισμό αυτών των δραστηριοτήτων [95].

2.3.3. Συνέπειες και συμπεράσματα από τη μέχρι σήμερα απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

Αρχικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η πτώση που έχει επέλθει στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων με την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας αποτελεί από μόνη της μια σπουδαία επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές στους βιομηχανικούς καταναλωτές έχουν μειωθεί 15% κατά μέσο όρο, ενώ σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπως στη Γερμανία, η πτώση αυτή αγγίζει ακόμα και το 45%. Δεδομένων των ριζικών αλλαγών που οφείλονται στην απελευθέρωση των αγορών και την περιβαλλοντική διαχείριση τα κόστη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν μεταβληθεί κατά πολύ. Στον πίνακα 2.5 δείχνονται τα κόστη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh για διαφορετικές τεχνολογίες [9].

Πίνακας 2.2.: Κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από διαφορετικές τεχνολογίες

| Τεχνολογία Παραγωγής | Κόστος παραγωγής (cents/kWh) |
| --- | --- |
| Άνθρακας (εισαγόμενος) | 3,29 |
| Άνθρακας (ντόπιος, με επιχορηγήσεις) | 4,20 |
| Φυσικό αέριο (CCGT)* | 3,18 |
| Πυρηνική ενέργεια | 4,51 |
| Αιολική ενέργεια (με επιχορηγήσεις) | 4,46 |

* CCGT= Combined Cycle Gas Turbines, Αεριοστρόβιλοι συνδυασμένου κύκλου

Πηγή: COM(2000) 769 - Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής, «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», Παράρτημα 3, [9]

Πρέπει να σημειωθεί για τον παραπάνω πίνακα ότι τα κόστη παραγωγής από διαφορετικά κράτη μέλη έχουν σταθμιστεί ανάλογα με το ποσό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα κόστη είναι βασισμένα σε ένα βαθμό αξιοποίησης 7000 ωρών το χρόνο.

Επίσης, στις συνέπειες από το άνοιγμα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί κι η βραχυπρόθεσμη απώλεια θέσεων εργασίας, κυρίως επειδή ο αυξημένος ανταγωνισμός επέβαλε εξορθολογισμό στις μονάδες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Στις καθαρές αυτές απώλειες θέσεων εργασίας δεν λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα επανατοποθέτησης του εργασιακού δυναμικού που έχουν οι χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού για τους μεγάλους βιομηχανικούς χρήστες. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι εάν συντονιστούν οι αυξημένες επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και το άνοιγμα της αγοράς, μπορούν και πάλι να επιτευχθούν καθαρά κέρδη ως προς την απασχόληση.

Όσον αφορά στην απελευθέρωση αυτή καθ’αυτή, πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραδοσιακοί μονοπωλητές είχαν προετοιμαστεί εκ των προτέρων για το άνοιγμα των αγορών και προς απάντηση του ανταγωνισμού έχουν ήδη υλοποιήσει μακρόπνοα προγράμματα αναδιαμόρφωσης των οργανισμών τους. Όπως και σε άλλες κοινοτικές αγορές κάτι τέτοιο λογίζεται ως αναπόφευκτη συνέπεια στη διαδικασία της απελευθέρωσης. Έτσι, από το 1998 οι συγχωνεύσεις κι οι εξαγορές έχουν κερδίσει σημαντικό έδαφος, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου θεωρείται φυσική η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταφοράς, οι οποίες συνδέονται με κοινούς περιορισμούς στο δίκτυο λειτουργίας και μπορούν έτσι να κεφαλαιοποιηθούν σε οικονομίες κλίμακας. Συνεπώς, εφόσον στους τομείς παραγωγής και μεταφοράς αντιστοιχεί ένα μεγάλο μέρος της εμπορικής αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας, ο διαχωρισμός τους καθίσταται παράγοντας-κλειδί για τη δημιουργία συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού και απελευθέρωσης. Στον Πίνακα 2.4. δίνονται η κατάσταση απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που επικρατούσε μέχρι και το 2003 [95].

Πίνακας 2.4.: Κατάσταση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη των 25 έως και το 2003.

| Χώρα | Άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού | Άνοιγμα αγοράς φυσικού αερίου | Χώρα | Άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού | Άνοιγμα αγοράς φυσικού αερίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βέλγιο | 80% | 83% | Λιθουανία | 17% | 80% |
| Κύπρος | 0% | - | Λουξεμβούργο | 57% | 72% |
| Τσεχία | 30% | 0% | Μάλτα | 0% | - |
| Δανία | 100% | 100% | Κάτω Χώρες | 63% | 60% |
| Γερμανία | 100% | 100% | Αυστρία | 100% | 100% |
| Ελλάδα | 34% | - | Πολωνία | 51% | 34% |
| Ισπανία | 100% | 100% | Πορτογαλία | 45% | - |
| Εσθονία | 10% | 80% | Σλοβενία | 41% | 33% |
| Γαλλία | 37% | 37% | Σλοβακία | 64% | 50% |
| Ουγγαρία | 30% | 0% | Φινλανδία | 100% | - |
| Ιρλανδία | 56% | 85% | Σουηδία | 100% | 51% |
| Ιταλία | 66% | 100% | Ηνωμένο Βασίλειο | 100% | 100% |
| Λευκορωσία | 11% | 0% |  |  |  |

Πηγή: Policy Review of Renewable Energy Sources and Energy Efficiency in the European Union and its Member States, [95]

Όπως είναι φυσικό, η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αρκετά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Αρχικά, προκαλεί έντονο προβληματισμό, η αδράνεια στις ενδοευρωπαϊκές εμπορικές συναλλαγές ηλεκτρισμού, καθώς αυτές αναλογούν μόλις στο 8% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, η έλλειψη επαρκούς υποδομής ενεργειακής δικτύωσης και διατήρησης της ποιότητας των εξοπλισμών (που αφορούν στη σταθερότητα του δικτύου) ενδέχεται να επιβραδύνουν τη διαδικασία  ενοποίησης των εθνικών ενεργειακών αγορών και να θέσουν σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια. Συνεπώς, θα πρέπει να βελτιωθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα των υφισταμένων γραμμών και να καμφθούν τα όποια πολιτικά προβλήματα για την επέκταση του δικτύου μεταφοράς (μία σκέψη είναι η υιοθέτηση ενός διευρωπαϊκού σχεδίου διασύνδεσης υπό το χαρακτηρισμό του «Ευρωπαϊκού Συμφέροντος»). Τέλος, μια σειρά προβληματισμών αφορούν σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, καθώς η απελευθέρωση του ηλεκτρικού τομέα γεννά το ρίσκο της υπερσυγκέντρωσης σε λίγες ενεργειακές πηγές και της συνεπαγόμενης ενεργειακής ανισορροπίας. Οι οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ περιλαμβάνουν κάποιες διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι υφίσταται τέτοιος κίνδυνος [95].

2.3.4. Ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας

Με βάση τα προαναφερθέντα είναι προφανές ότι η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς έχει προσδώσει στη ζήτηση για ενέργεια ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο με πολλαπλές πτυχές και αποχρώσεις. Είναι, πλέον, σαφές ότι η νέα, απελευθερωμένη αγορά ενέργειας προκαλεί πρωτοφανή φαινόμενα και τάσεις και, συνεπώς, εισάγει ένα νέο τρόπο οπτικής του ενεργειακού τοπίου, που θα πρέπει πλέον να εξετάζεται όχι μόνο από τη σκοπιά της παραγωγής ενέργειας, αλλά κι από αυτή της διαχείρισης της ζήτησης.

Αρχικά, ο πρωταρχικός ρόλος της εξοικονόμησης ενέργειας στο νέο ενεργειακό περιβάλλον συνίσταται στην αυτονόητη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Είναι ενδεικτικό ότι με βάση πολυάριθμες μελέτες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εξοικονομεί ποσοστό τουλάχιστον 20% της τρέχουσας ενεργειακής της κατανάλωσης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, δηλαδή την τρέχουσα ενεργειακή κατανάλωση της Γερμανίας και της Φινλανδίας μαζί. Μολονότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί η δυνητική αυτή εξοικονόμηση, όσον αφορά το νέο ενεργειακό εξοπλισμό και ενεργειακές υπηρεσίες, η Ευρώπη ηγείται παγκοσμίως στο συγκεκριμένο πεδίο, ενώ οι ενεργειακές υπηρεσίες είναι σε μεγάλο βαθμό τοπικού χαρακτήρα [6].

Ακόμα, ως γνωστόν, το άνοιγμα των αγορών ώθησε πολλές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πρακτικές αύξησης της ενεργειακής τους απόδοσης και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (η εισαγωγή των αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα). Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση του ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα κι όχι μόνο, αλλά κι η πτώση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, πολλοί πολέμιοι της εξοικονόμησης ενέργειας ισχυρίζονται ότι αυτή η μείωση στις τιμές της ενέργειας θα έχει ως αποτέλεσμα μια αντίστοιχη αύξηση στην κατανάλωση σύμφωνα με τις αρχές της μικροοικονομίας. Ισχυρίζονται, μάλιστα, ότι η αύξηση στην κατανάλωση, λόγω της πτώσης των τιμών, ενδέχεται να είναι τέτοια ώστε να υπερκαλύψει την άμεση μείωση της κατανάλωσης από τα μέτρα εξοικονόμησης με αποτέλεσμα να ακυρώνεται (ή ακόμα και να αντιστρέφεται) τελικά η υποτιθέμενη θετική επίδραση της εξοικονόμησης ενέργειας στο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας εξαιτίας των μειώσεων στην τιμή συγκαταλέγεται σε ένα ποσοστό της τάξης του 10-20% με αποτέλεσμα η εξοικονόμηση ενέργειας όχι μόνο να επιδρά θετικά στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και να απελευθερώνει επιπλέον οικονομικούς και υλικούς πόρους για άλλου είδους δραστηριότητες. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας κι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης προσδίδουν περισσότερη ευελιξία στο σημερινό ενεργειακό περιβάλλον και δικαιολογημένα θεωρούνται ως ένας επιπρόσθετος ενεργειακός πόρος-άλλωστε ως τέτοια συμπεριλαμβάνονται στα σύγχρονα ενεργειακά μοντέλα.

Ωστόσο, ο ρόλος της εξοικονόμησης ενέργειας στη νέα, απελευθερωμένη αγορά ενέργειας είναι πολυδιάστατος. Όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί ένα από τα καλύτερα και αποτελεσματικότερα εργαλεία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων των διάφορων ενεργειακών επιχειρήσεων, καθιστώντας τις έτσι περισσότερο «πράσινες». Μάλιστα, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται πλέον ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις σε όλους τους κατασκευαστικούς τομείς να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, ενώ έχουν οριστεί και συγκεκριμένες μέθοδοι μέτρησης αλλά και δείκτες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στα νέα αυτά μέτρα [6].

Εντούτοις, η σημαντικότερη σύνδεση της εξοικονόμησης ενέργειας με τη νέα, απελευθερωμένη αγορά ενέργειας είναι η δημιουργία μιας ολόκληρης, κοινοτικής αγοράς ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακών υπηρεσιών, βασικές αρχές της οποίας θεσμοθετήθηκαν με την οδηγία 2003/739/ΕΚ. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι υπάρχουν πολυάριθμες εταιρείες που παρέχουν λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και αμείβονται βάσει της εξοικονόμησης ενέργειας ( “ESCOs”- εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών ). Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των ESCOs αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση πολλών συμπληρωματικών οικονομικά αποδοτικών έργων ενώ μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ διαφόρων παραγόντων στην πλευρά παροχής ενέργειας και τεχνολογίας καθώς και μεταξύ των καταναλωτών ενέργειας. Μάλιστα, η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μια βασική συνισταμένη των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις της απελευθερωμένης αγοράς με τη μορφή ενεργειακών επιθεωρήσεων, παροχής συμβουλών, τεχνικών οδηγιών και προτάσεων, αλλά και καινοτόμων τιμολογίων με πρόσθετες πληροφορίες πέραν των σχετιζόμενων με την καταναλισκόμενη ενέργεια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις βασικότερες αρμοδιότητες του εκάστοτε εθνικού διαχειριστή του ενεργειακού συστήματος μιας χώρας είναι κι η εξασφάλιση της τήρησης όλων των υποχρεωτικών προτύπων εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά κι η εφαρμογή πρόσθετων μέτρων με τρόπο που δε θα επηρεάζουν, όμως, τη διαμόρφωση της αγοράς και δε θα επιβάλλουν προσκόμματα στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι βασικότεροι άξονες σύνδεσης της εξοικονόμησης ενέργειας στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας [41].

Σχήμα 2.14.: Σύνδεση της εξοικονόμησης ενέργειας με την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας

2.4. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2.4.1. Έννοια και στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης

Η έννοια της αειφορίας (sustainability) και της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development) αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών το 1987. Η βιώσιμη ανάπτυξη στην ουσία αποτελεί ένα όραμα προόδου που συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται στην οικονομική μεγέθυνση που χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες ευημερίας των κοινωνιών, με τέτοιο τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς όμως να υποθηκεύει τις προοπτικές της ανάπτυξης των μελλοντικών γενεών. Η βιώσιμη ανάπτυξη προσφέρει ένα όραμα μιας κοινωνίας πιο δίκαιης και εύπορης, η οποία υπόσχεται ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο και πιο υγιές περιβάλλον, θέτοντας έτσι τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στην ουσία για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό στην πράξη απαιτείται η οικονομική ανάπτυξη να υποστηρίζει την κοινωνική πρόοδο και να σέβεται το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα η κοινωνική πολιτική να ενισχύει την οικονομική απόδοση και φυσικά η περιβαλλοντική πολιτική να είναι οικονομικά αποτελεσματική.

Η βιώσιμη ανάπτυξη θεωρείται, επομένως, ότι σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις διαστάσεις:

1. Περιβαλλοντική Διάσταση

Η διάσταση αυτή αναφέρεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες που απειλούν και υποβαθμίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει πολλά θέματα ορισμένα εκ των οποίων είναι: η καταστροφή των δασών, η μόλυνση των θαλασσών και του αέρα, η μείωση της ποιότητας των υδάτων, η απειλή της βιοποικιλότητας, η συσσώρευση σκουπιδιών, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και φυσικά ως απόρροια αυτών, η κλιματική αλλαγή.

2. Οικονομική Διάσταση

Η οικονομική διάσταση σχετίζεται με την αποδοτική χρήση των πόρων με τέτοιο τρόπο όμως που να μην υπονομεύεται το φυσικό περιβάλλον αλλά ούτε και η ποιότητα ζωής. Με τον τρόπο αυτό ορίζεται η βιώσιμη οικονομία στην οποία πρέπει να γίνεται αποδοτική χρήση και αντιμετώπιση της ενέργειας, των πηγών πρώτων υλών, των απορριμμάτων και ταυτόχρονα να δίνεται έμφαση στην οικονομική επίδοση, στην βελτίωση των εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

3. Κοινωνική Διάσταση

Τέλος, η κοινωνική διάσταση σχετίζεται με την ανάγκη των πολιτών για κοινωνική ευημερία με παράλληλη ανάπτυξη της οικονομίας και σεβασμό προς το περιβάλλον. Στην ουσία η διάσταση αυτή εστιάζει στην δυνατότητα που πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες για πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη στέγαση και φυσικά στην εργασία.

Συνοπτικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι βασικοί στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι οι ακόλουθοι:

- Η ισορροπημένη και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη

- Τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης και η κοινωνική ανάπτυξη

- Το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων

- Η δραστική διεθνής συνεργασία για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως [85].

2.4.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και βιώσιμη ανάπτυξη

Η προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης αναδεικνύει το γεγονός ότι πολλές πολιτικές μέχρι και τις μέρες μας δεν επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή σε χρόνια προβλήματα, καθώς και στην αλληλεξάρτηση μεταξύ διαφορετικών πεδίων πολιτικής. Σήμερα, ωστόσο, έχει γίνει αντιληπτό ότι οι παραπάνω τρεις διαστάσεις είναι εξίσου σημαντικές για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης και απαιτούν ισότιμη διαχείριση και προσοχή από τους σχεδιαστές πολιτικών. Συνεπώς, η ανάγκη για σύνθεση σύγχρονων πολιτικών που θα επιδρούν αποτελεσματικά και στις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και θα επιφέρουν πρόοδο σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής καθίσταται επιτακτική.

Η εξοικονόμηση ενέργειας (και γενικότερα η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας) αποτελεί ένα σύγχρονο και πολλά υποσχόμενο εργαλείο στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Οι στρατηγικές και οι τεχνολογίες που πλαισιώνουν τις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν πλέον βασικά, δομικά στοιχεία στο σχεδιασμό των σημερινών ενεργειακών –κι όχι μόνο- πολιτικών. Στη συνέχεια γίνεται μια περιεκτική αναφορά στη συνεισφορά της εξοικονόμησης ενέργειας στην επίτευξη κάθε ξεχωριστού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο Σχήμα 2.15. δείχνεται παραστατικά ο τρόπος με τον οποίο η εξοικονόμηση ενέργειας επιδρά στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχήμα 2.15.: Η επίδραση των πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη

2.4.2.1.  Συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στην ισορροπημένη και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη

Όπως προαναφέρθηκε, η ενεργειακή εξοικονόμηση (κι η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης ενώ αποτελεί και το βασικότερο εργαλείο διαχωρισμού της ενεργειακής κατανάλωσης από τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, η εισαγωγή μεθόδων και πρακτικών για αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας τα τελευταία 35 χρόνια στην Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ με ρυθμούς σαφώς μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους ρυθμούς αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με άλλα λόγια παρατηρείται μια διαρκής μείωση του μεγέθους της ενεργειακής έντασης τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί τα αμέσως επόμενα χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό σε ό,τι αφορά την ηλεκτροπαραγωγή πως το συνολικό κόστος παραγωγής μιας kWh ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου διπλάσιο από το κόστος εξοικονόμησης μιας kWh [6].

Το Σχήμα 2.16. δείχνει διαγραμματικά τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του ΑΕΠ, της ενεργειακής ζήτησης και της ενεργειακής έντασης στην Ευρώπη για αυτή την περίοδο (όπου η βασική τιμή ισούται με 100 και αντιστοιχεί στο έτος 2000).

Σχήμα 2.16.: Μακροπρόθεσμη εξέλιξη του ΑΕΠ, της ενεργειακής ζήτησης και της ενεργειακής έντασης στην ΕΕ-25

Πηγή: COM(2005) 265 – Πράσινη Βίβλος «για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα» - Παράρτημα 3, [6]

Από το παραπάνω σχήμα προκύπτεί ότι η μέση μείωση της ενεργειακής εντάσεως είναι 1,6% ετησίως.

Ως γνωστόν , η συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στην ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη έγκειται στο ότι στην ουσία αποτελεί ένα επιπλέον ενεργειακό πόρο, αυξάνοντας έτσι τα περιθώρια ευελιξίας και τις επιλογές της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και καθιστώντας την Ευρώπη περισσότερο ανεξάρτητη από αυτή την άποψη. Μάλιστα, η εξοικονόμηση ενέργειας δίνει τη δυνατότητα για καλύτερο χειρισμό των ενεργειακών «κρίσεων» που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς, είτε λόγω έλλειψης ενεργειακών πόρων, είτε λόγω απρόβλεπτων διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου (είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή του πετρελαίου έχει τριπλασιαστεί από το 1999, πράγμα που σε οικονομικό επίπεδο ισοδυναμεί με πραγματική έλλειψη). Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται –όσο είναι δυνατόν- νομισματικές και συναλλαγματικές ανισορροπίες, αλλά κι οι επακόλουθες πολιτικοκοινωνικές κρίσεις. Για παράδειγμα, η εξοικονόμηση ενέργειας υπήρξε ένα από τα πρώτα εργαλεία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή μέσω κοινοτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της κρίσης του Ιράκ και της Μέσης Ανατολής, ενώ παρόμοια εφαρμογή της δεν πρόκειται να εκλείψει από ενδεχόμενες γεωπολιτικές κρίσεις στο Ιράν και τη Λιβύη. Με άλλα λόγια, η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ένα αποτελεσματικό μηχανισμό ανάσχεσης του πληθωρισμού και του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου της Ευρώπης, ενώ παράλληλα μειώνει την εξάρτηση της Ευρώπης από περιορισμένους ενεργειακούς πόρους.

2.4.2.2. Συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στην κοινωνική ανάπτυξη και σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης

Η αστάθεια που προκύπτει από μια ενδεχόμενη ενεργειακή ανεπάρκεια, είτε αυτή οφείλεται σε διακυμάνσεις των τιμών, είτε σε διαταραχή με τις χώρες παραγωγούς ή κάποιο άλλο γεγονός, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σοβαρή κοινωνική αναστάτωση. Σήμερα που το πετρέλαιο είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της οικονομίας, και μόνο το ενδεχόμενο μιας επερχόμενης έλλειψης είναι ικανό να προκαλέσει σειρά από κοινωνικές διεκδικήσεις, διαμάχες και συγκρούσεις. Οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν ότι αυτοί που πρώτοι πλήττονται από τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου (π.χ. ταξιτζήδες, φορτηγατζήδες, εφοπλιστές, απλοί ιδιώτες κλπ) καταφεύγουν σε απεργίες ή αντιδεοντολογικές σωματειακές κινήσεις (π.χ. αύξηση των κομίστρων). Άλλωστε, δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι δύο πρώτες πετρελαϊκές κρίσεις συνέβαλαν σημαντικά στον τερματισμό της πλήρους απασχόλησης. Όπως είναι φυσικό η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο μηχανισμό πρόληψης  και κατευνασμού αυτών των κρίσεων.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην απασχόληση δεν είναι μόνο έμμεσα. Οι επενδύσεις σε οικονομικά αποδοτική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σχεδόν πάντοτε θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση καθώς σε όλες τις περιπτώσεις, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργείται είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προκύπτει από συγκρίσιμες εναλλακτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για την άντληση, μετασχηματισμό και διανομή ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, ο ισχυρός αντίκτυπος στην απασχόληση που προκύπτει από επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης οφείλεται στο συνδυασμένο αποτέλεσμα δύο χωριστών αποτελεσμάτων. Το ένα είναι το λεγόμενο "αποτέλεσμα επανατοποθέτησης" των επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στον έμμεσο αντίκτυπο από την επανεπένδυση της εξοικονόμησης χρηματοοικονομικών πόρων που προκύπτουν από μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Αφορά τα δύο τρίτα του συνολικού αντίκτυπου στην απασχόληση. Το άλλο αποτέλεσμα είναι ο άμεσος αντίκτυπος των επενδύσεων αυτών και προέρχεται από την απαιτούμενη εργασία για την εφαρμογή των αρχικών επενδύσεων για ενεργειακή απόδοση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επενδύσεις όπως η ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων. Πολλές από αυτές τις επενδύσεις έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι απαιτούν ένταση εργασίας, διαθέτουν τοπικό και περιφερειακό αντίκτυπο, καθώς και συνεπάγονται σχετικά περιορισμένης κλίμακας εισαγωγές. Η εν λόγω ζήτηση εργασίας συχνά περιλαμβάνει ανειδίκευτη εργασία, ημι-ειδικευμένη καθώς και τεχνικές υψηλής κατάρτισης, συνιστώντας ένα πολυδύναμο μέσο για την επίτευξη στόχων περιφερειακής πολιτικής [6].

Πολλές άμεσες επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, όπως οι ενεργειακά αποδοτικές γραμμές παραγωγής στη βιομηχανία, η εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών λεβήτων, βελτιωμένες υπηρεσίες συντήρησης κτιρίων, θα δημιουργήσουν την ίδια ή μεγαλύτερη απασχόληση ανά επενδυόμενο ευρώ από ό,τι συγκρίσιμες εναλλακτικές λύσεις όπως επενδύσεις σε οδική υποδομή, γέφυρες και μετάδοση ενέργειας.

Στο ίδιο πλαίσιο έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες μελέτες για την σύγκριση των αποτελεσμάτων στη δημιουργία απασχόλησης από επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με εναλλακτικές επενδύσεις. Μια από τις μελέτες αυτές προσδιορίζει ότι για κάθε εκατομμύριο δολάρια που επενδύεται σε ενεργειακή απόδοση δημιουργείται άμεση απασχόληση 12-16 θέσεων κάθε έτος, σε σύγκριση με μόλις 4,1 θέσεις/ έτος για επένδυση σε μονάδα άνθρακα και 4,5 θέσεις/ έτος σε πυρηνική μονάδα. Τούτο σημαίνει ότι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης τελικής χρήσης δημιουργούν τριπλάσιο έως τετραπλάσιο αριθμό θέσεων σε σχέση με τις συγκρίσιμες επενδύσεις ενεργειακού εφοδιασμού [6].

Υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις σχετικά με τον πιθανό αριθμό θέσεων εργασίας που μπορεί να δημιουργηθεί στην ΕΕ από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Οι εκτιμήσεις αυτές παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, ανάλογα με το μέγεθος, τη διάρκεια και τους τύπους των πραγματοποιούμενων επενδύσεων. Από έναν κατά προσέγγιση υπολογισμό, βάσει της αξίας της εξοικονομούμενης ενέργειας για δεκαετή ετήσια αύξηση ύψους 1% σε ενεργειακή απόδοση, προκύπτει ότι τούτο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα πάνω από 2.000.000 ανθρωποέτη απασχόλησης, εφόσον οι εν λόγω επενδύσεις πραγματοποιηθούν, π.χ., υπό κατάλληλους όρους στον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων. Οι εκτιμήσεις αυτές, μάλιστα, επιβεβαιώνονται από άλλες μελέτες [6].

Ακόμα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι νέες απαιτήσεις στα κράτη μέλη για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αναμένεται να έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, στον τομέα των κατασκευών. Ταυτόχρονα, η απαίτηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με μελλοντικές οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, πολλές από τις οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Αύξηση στην απασχόληση αναμένεται επίσης να προκύψει από την απαίτηση που αφορά την επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Μολονότι δεν είναι ακόμα διαθέσιμες εκτιμήσεις σε επίπεδο ΕΕ από τα άμεσα αποτελέσματα των απαιτήσεων αυτών στην απασχόληση, όπως προκύπτει από ενδείξεις, τα κράτη μέλη θα χρειαστούν στο σύνολό τους περίπου 30.000 νέους εμπειρογνώμονες για πιστοποίηση και επιθεώρηση όταν θα έχει εναρμονισθεί πλήρως η εθνική νομοθεσία [6].

Τέλος, σε ό,τι αφορά την κοινωνική ανάπτυξη, πρέπει να αναφερθεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και τα μοντέλα διαχείρισης της ζήτησης βοηθούν να αποφευχθούν διάφορα ανεπιθύμητα γεγονότα, όπως για παράδειγμα black out, τοπικές διακοπές ρεύματος κ.α. που είναι έντονα συνυφασμένα με την αυξημένη ενεργειακή ζήτηση.

2.4.2.3. Συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος

Όπως αναλύθηκε εκτενέστερα στην παράγραφο 2.2. όλες οι πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνουν οπωσδήποτε μια περιβαλλοντική διάσταση. Η εξοικονόμηση ενέργειας προλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό διάφορες περιβαλλοντικές ζημιές που συμβαίνουν στην ενεργειακή αλυσίδα, είτε ως ατυχήματα (διαρροές πετρελαίου, πυρηνικά ατυχήματα, διαρροές μεθανίου κ.α.), είτε ως αποτελέσματα ρυπογόνων εκπομπών (αστική ρύπανση, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου). Ιδιαίτερη βαρύτητα στις πολιτικές εξοικονόμησης δίνεται στην αντιμετώπιση του φαινομένου του «θερμοκηπίου». Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να έχει μειώσει τις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 8% την περίοδο 2008-2012 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Έτσι, το σύνολο των μέτρων των σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας (υποχρεωτικά πρότυπα, ετικέτες, επιθεωρήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ.) αποσκοπούν στην επίτευξη αυτού του στόχου, με την ελάχιστη δυνατή οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση. Οι βασικότεροι άξονες στους οποίους επενεργεί η εξοικονόμηση ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ο κλάδος των μεταφορών, ο οικολογικός σχεδιασμός των ηλεκτρικών συσκευών, το κοινοτικό σύστημα οικο-σήματος κι ο περιορισμός κατανάλωσης στερεών καυσίμων από τις βιομηχανίες, που θα αναλυθούν αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.

2.4.2.4. Η συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας για προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης

Πέρα από γεωπολιτικούς και στρατηγικούς σκοπούς η συνεισφορά της ενεργειακής απόδοσης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών είναι ένας περαιτέρω λόγος ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί ενεργά στην καθιέρωση και θέσπιση προτύπων ενεργειακής απόδοσης. Η συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στη διεθνή προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης φαίνεται και μόνο από το γεγονός ότι στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ, δρομολογήθηκε μια ενεργειακή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ορίζει το πολιτικό πλαίσιο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες για θέματα ασφάλειας, όπου όπως είναι φυσικό η ενεργειακή απόδοση είναι σημαντικός συντελεστής. Εξαιτίας των σχετικά αδύναμων οικονομιών, οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι εξαιρετικά ευάλωτες στις αυξήσεις των τιμών ενέργειας. Σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής η αύξηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να έχει σημαντικά ισχυρότερο αρνητικό αντίκτυπο από ό,τι σε χώρες του ΟΟΣΑ. Ταυτόχρονα, οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλες απώλειες στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή ισχύος, καθώς και στη μεταφορά και στις διάφορες τελικές χρήσεις της ενέργειας. Επιπλέον, ποσοστό έως 95% του πληθυσμού εξαρτάται από τη χρήση παραδοσιακής βιομάζας για μαγείρεμα και θέρμανση, που χρησιμοποιείται με χαμηλή ενεργειακή απόδοση και δημιουργεί προβλήματα για την υγεία. Στα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού και της Καραϊβικής οι υψηλές τιμές του εισαγόμενου πετρελαίου επιδεινώνονται λόγω των μικρών αγορών και των μεγάλων αποστάσεων. Το δυναμικό των αναπτυσσόμενων χωρών για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι σημαντικό και θα δοθεί, οπωσδήποτε, περισσότερη προσοχή στη συνεργασία με τις εν λόγω χώρες. Στην επόμενη ενότητα αναλύονται εκτενέστερα όλες οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης [6].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

3.1. Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικότερα εργαλεία για την προώθηση της πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίθηκε σκόπιμο τα εργαλεία αυτά να ταξινομηθούν με βάση τον τομέα δράσης και συνεισφοράς τους σε κάθε διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι όπως αυτή παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2.4. Επίσης, η ταξινόμηση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας σε πέντε διαφορετικές διαστάσεις (τεχνολογική, περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική) πιτρέπει την επισήμανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε εργαλείου. Για παράδειγμα, τα εργαλεία που κατατάσσονται στην περιβαλλοντική διάσταση είναι αυτά που προέκυψαν ως βασικά μέτρα κοινοτικών περιβαλλοντικών πολιτικών και δευτερευόντως πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, η ταξινόμηση αυτή προτείνει και μια διαφορετική, πιο πρωτότυπη μεθοδολογία ανάλυσης των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, πέρα από τη συνηθισμένη που προκύπτει με βάση την ταξινόμηση τους σε εργαλεία που επιδρούν στον οικιακό και τριτογενή τομέα, τον τομέα των μεταφορών και τη βιομηχανία.

Επίσης, όπως αποδεικνύεται και στην πράξη η ταξινόμηση αυτή καθιστά πολλές φορές ευκολότερη την εύρεση στοιχείων σχετικά με τα διάφορα εργαλεία εξοικονόμησης, όπως είναι τα δυναμικά εξοικονόμησης ενέργειας. Παρακάτω, γίνεται μια επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού των δυναμικών εξοικονόμησης ενέργειας για τις βασικότερες δράσεις εξοικονόμησης σε κοινοτικό επίπεδο κι εξηγούνται οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η εκτίμηση αυτή δεν μπορεί να γίνει με απόλυτη ακρίβεια και βεβαιότητα. Οι δράσεις αυτές μπορεί να είναι νομικά θεσμοθετημένες, να βρίσκονται για κάποιο λόγο σε κατάσταση εκκρεμότητας π.χ. προτεινόμενες, ή ακόμα και να έχουν πρακτικά εγκαταλειφθεί μετά από τη μη εφαρμογή τους για μια περίοδο πολλών ετών. Επιπλέον, στην αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνονται και οι κυριότερες εθελοντικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όσον αφορά τα δυναμικά εξοικονόμησης ενέργειας, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ποιοτικές εκτιμήσεις που παρουσιάζονται θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη, καθώς δεν αποτελούν παρά ενδεικτικούς υπολογισμούς της εξοικονομούμενης ενέργειας. Εξάλλου, σκοπός της παρούσας μεθοδολογίας δεν είναι να υπολογίσει με ακρίβεια τα δυναμικά εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε επιμέρους δράση (κάτι τέτοιο είναι πρακτικά πολύ δύσκολο και περιέχει μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας), αλλά να διαμορφώσει μια εικόνα για τη σχετική σπουδαιότητα του κάθε μέτρου, την αποτελεσματικότητα του και τις δυνατότητες εφαρμογής του. Με άλλα λόγια, ο υπολογισμός των δυναμικών εξοικονόμησης δεν αποτελεί παρά μια παράμετρο, σημαντική βεβαίως, για την εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας κι όχι τον τελικό στόχο.

Οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την ακριβή ποσοτική εκτίμηση των δυναμικών εξοικονόμησης ενέργειας είναι:

- Η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από ένα συγκεκριμένο μέτρο δε λαμβάνει χώρα κατά γραμμικό τρόπο, τουτέστιν δεν εξοικονομούνται τα ίδια ποσά ενέργειας σε ίδια χρονικά διαστήματα, καθώς ορισμένα μέτρα απαιτούν περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν και άλλα λιγότερο. Ωστόσο, είθισται πολλές φορές να γίνεται μια «γραμμικοποίηση» στην διαδικασία υπολογισμού των δυναμικών εξοικονόμησης, είτε επειδή τα δεδομένα δεν επαρκούν, είτε επειδή επιβάλλεται να αξιολογούνται μέσα σε ένα κοινό χρονικό διάστημα.

- Είναι πρακτικά αδύνατο πολλές φορές να υπολογιστεί η εξοικονόμηση που προκύπτει από την εφαρμογή ενός μέτρου ανεξάρτητα από άλλα παρόμοιου χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει έντονη αλληλοκάλυψη μεταξύ μέτρων που επιδρούν στον ίδιο τομέα ή αποτελούν στοιχεία της ίδιας πολιτικής (για παράδειγμα οι οδηγίες που αφορούν στον τρόπο που γίνονται οι ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτιρίων δεν μπορούν να διαχωριστούν απόλυτα από τις αντίστοιχες για τα υποχρεωτικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ή από την οδηγία για μείωση της ετήσιας τελικής ενεργειακής κατανάλωσης κατά 1%). Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί η δυσκολία αυτή είναι να υπολογίζονται τα δυναμικά εξοικονόμησης με βάση ευρύτερα σύνολα παρόμοιων μέτρων κι όχι μεμονωμένες δράσεις, έτσι όμως απλοποιείται αρκετά η ανάλυση.

- Η μεταβολή στην ενεργειακή κατανάλωση είναι ένας ακόμη παράγοντας που δυσχεραίνει την ακριβή ποσοτική εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης κάθε δράσης. Όπως είναι λογικό, η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης διαφέρει σημαντικά από τομέα σε τομέα με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται ανάλογα και τα αντίστοιχα δυναμικά εξοικονόμησης.

- Οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων, επίσης, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το δυναμικό εξοικονόμησης σε ένα τομέα. Όπως είναι φυσικό, οι μεταβολές στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων καθορίζουν όχι μόνο τον προσανατολισμό της ενεργειακής ζήτησης και συνεπώς το δυναμικό εξοικονόμησης, αλλά και την οικονομική αξία της εξοικονομούμενης ενέργειας, ενώ διαμορφώνουν σημαντικά το πλαίσιο των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

- Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσθήκη 10 νέων χωρών και την επικείμενη προσχώρηση ακόμα 5, είναι ένας επιπλέον παράγοντας αβεβαιότητας στην ακριβή εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης. Αυτό συμβαίνει διότι πολλές μακροχρόνιες προβλέψεις εξοικονομούμενης ενέργειας βασίστηκαν σε δεδομένα και τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης-15 και δεν είναι εύκολο να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές και επεκτάσεις στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι φυσικό, ο πληθυσμός, οι δυνατότητες εξοικονόμησης και επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, η σύνθεση του μίγματος ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά και η ίδια η καταναλωτική συμπεριφορά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διαφέρουν πολύ από τα αντίστοιχα της Κεντροδυτικής Ευρώπης.

- Η εκτίμηση των δυναμικών εξοικονόμησης που προκύπτουν από διάφορα μέτρα, τις περισσότερες φορές βασίζονται σε συνδυασμούς σεναρίων (π.χ. εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για τα κτίρια ή της οδηγίας 2004/8/ΕΚ για τη συμπαραγωγή). Με άλλα λόγια, η διαδικασία υπολογισμού καθεαυτή περιέχει σημαντική αβεβαιότητα και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε «συγκερασμό» αποτελεσμάτων που προκύπτουν από διαφορετικά, αμοιβαίως αποκλειόμενα ενδεχόμενα.

- Πολλές φορές οι εκτιμήσεις των δυναμικών εξοικονόμησης βασίζονται σε υπολογισμούς που αφορούσαν παλαιότερα μέτρα εξοικονόμησης, τα οποία είτε δεν αξιολογήθηκαν με απόλυτη ακρίβεια (απαρχαιωμένες μέθοδοι υπολογισμού, ανεπαρκή δεδομένα), είτε δεν εφαρμόστηκαν με κατάλληλο τρόπο, που θα επέτρεπαν να γνωρίζουμε επακριβώς το δυναμικό εξοικονόμησης τους.

- Οι εκτιμήσεις των δυναμικών εξοικονόμησης, τέλος, έχουν να αντιμετωπίσουν και την αβεβαιότητα που προκαλείται από τριτεύοντες, εξωτερικούς παράγοντες και γεγονότα, τα οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν.

Στο Παράρτημα II δίνονται σε μορφή πίνακα και ανά τομέα τα κυριότερα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο με μια ποιοτική εκτίμηση του δυναμικού τους. Η ποιοτική εκτίμηση έχει γίνει με το χαρακτηρισμό του δυναμικού κάθε μέτρου ως “χαμηλό”, “μεσαίο”, “υψηλό” και “άγνωστο”. Ο χαρακτηρισμός “χαμηλό” αφορά μέτρα που το δυναμικό εξοικονόμησης τους δεν ξεπερνά το 0,1% της ενεργειακής κατανάλωσης (ή τις παρεπόμενες εκπομπές ), ο χαρακτηρισμός “μεσαίο” μέτρα με δυναμικό εξοικονόμησης από 0,1% έως 0,5% της ενεργειακής κατανάλωσης και ο χαρακτηρισμός “υψηλό” μέτρα με δυναμικό εξοικονόμησης μεγαλύτερο από 0,5% της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι ποιοτικές εκτιμήσεις των περισσότερων από τα μέτρα έγιναν με βάση το μοντέλο εκτίμησης MURE.

3.2.    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3.2.1. Γενικά περί κτιριακών εγκαταστάσεων

Ο τομέας της κατοικίας και ο τριτογενής τομέας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι κτίρια, αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα και αναπτύσσεται, γεγονός που πρόκειται να συντελέσει στην αύξηση της παρούσας ενεργειακής κατανάλωσης και, κατά συνέπεια, των παραγόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα. Για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μια σειρά από μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την ικανοποιητική ενεργειακή απόδοση των ήδη υφιστάμενων αλλά και των νέων κτιρίων.

Αρχικά, με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ έγινε η προσέγγιση όλων των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών προκειμένου τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών να απαιτούν κατά τη χρήση τους χαμηλή κατανάλωση ενέργειας [1]. Η οδηγία αυτή υποχρέωσε τα κράτη μέλη να καθορίσουν απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης ανάλογα με τη χρήση των κτιρίων. Μάλιστα, σύμφωνα και με την οδηγία 2002/91/ΕΚ τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την τήρηση αυτών των απαιτήσεων και την τακτική αναθεώρηση τους το πολύ κάθε πέντε χρόνια [2]. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Τα πιστοποιητικά αυτά βελτιώνουν την πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των κτιρίων, συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς ακινήτων κι ενθαρρύνουν τις επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Η πιστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει επιλογές για τη βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών. Εκτός των άλλων τα κράτη μέλη καταρτίζουν κι εφαρμόζουν προγράμματα για τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων ιδίως σε κτίρια ενεργειοβόρων βιομηχανικών επιχειρήσεων με τη βοήθεια ανεξάρτητων διαπιστευμένων εμπειρογνωμόνων.

Όσον αφορά μέτρα πιο τεχνικού χαρακτήρα η οδηγία 2002/91/ΕΚ αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ενεργειακών επιδόσεων των κτιρίων, που τροποποιείται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και προτείνει την καλύτερη αξιοποίηση εναλλακτικών συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού κατόπιν κατάλληλης μελέτης. Τούτο έχει ήδη εφαρμοστεί σε ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων αλλά και στη χρήση νέων προτύπων θέρμανσης και μόνωσης σε πολλά δημόσια κτίρια (βλ παρ.3). Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατάρτιση και πληροφόρηση όσων φορέων συμβάλλουν στην κατασκευή ενός κτιρίου σχετικά με τις τεχνολογίες εξοικονόμησης, προκειμένου η εξοικονόμηση να ενσωματώνεται σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του, από το σχεδιασμό και τα κατασκευαστικά υλικά ως τη διεξαγωγή ελέγχων (bench-marking) και μετρήσεων για την ενεργειακή του συμπεριφορά.

Σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκκινήσει μια πρωτοβουλία για την προώθηση των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια  του τριτογενούς τομέα με την ονομασία “Green Building” .Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε εθελοντικές συμφωνίες και παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη και δημόσια αναγνώριση σε οργανισμούς/ επιχειρήσεις που συμμετέχουν και δεσμεύονται να εφαρμόσουν μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις κτιριακές τους εγκαταστάσεις (παλιές ή νέες) . Με την ένταξη στο “Green Building” επιτυγχάνονται οι μέγιστες τεχνικά και οικονομικά δυνατές εξοικονομήσεις ενέργειας και αυξάνεται η αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης, είναι δυνατή κι η συμμετοχή ως υποστηρικτής (endorser) στο Green Building για εταιρείες εισαγωγείς ή κατασκευαστές ενεργειακού εξοπλισμού, εταιρείες ενεργειακών συμβούλων, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Οι υποστηρικτές του Green Building εκπονούν σχέδια δράσης για την υλοποίηση των επενδύσεων και παρέχουν συμβουλές, πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες στα μέλη και στον Εθνικό Εκπρόσωπο για το Green Building. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα για τα μέλη και για τους υποστηρικτές αναγνωρίζεται με την τοποθέτηση πλακέτας Μέλους Green Building στα κτίρια, την εγγραφή στον κατάλογο Υποστηρικτών, τη δυνατότητα χρήσης του σήματος (Green Building logo) σε όλα τα έντυπα και με  διάφορα Ευρωπαϊκά Βραβεία Green Building [3].

Σχήμα 3.1.: Πιστοποιητικό Green Building

Πηγή: www.eu-greenbuilding.org [4]

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Όπως αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο (2005/265/ΕΚ), σύμφωνα με μελέτες που έχει διεξάγει η Επιτροπή η δυνητική εξοικονόμηση στα κτίρια από μέτρα μόνωσης σε θέματα θέρμανσης και ψύξης σε όλη την Ευρώπη φτάνει τα 41 εκατ. ΤΙΠ/ έτος με αυστηρή εφαρμογή των ήδη εγκεκριμένων μέτρων μέχρι το 2020, ενώ με την εφαρμογή επιπλέον μέτρων μετά το 2020 θα μπορούσε να φτάσει και τα 70 εκατ. ΤΙΠ [6], [7]. Ωστόσο, με βάση το μοντέλο εκτίμησης MURE η ενέργεια που χρησιμοποιείται στον κτιριακό τομέα για τις ανάγκες θέρμανσης χώρου και νερού, κλιματισμού και φωτισμού μπορεί να εξοικονομηθεί σε ποσοστό 22%, δηλαδή περίπου 82,76 εκατ. ΤΙΠ/ έτος και να οι εκπομπές  να περιοριστούν αντίστοιχα κατά 151,4 τόνους ανά έτος. Η εξοικονόμηση αυτή, μάλιστα, είναι υλοποιήσιμη μέχρι το 2010. Η εκτίμηση αυτή, όπως εξηγείται και στην αναφορά προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, στηρίχτηκε σε κάποιες βασικές υποθέσεις. Αυτές είναι ένας τυπικός ρυθμός αποκατάστασης και εξοπλισμού με πρόσθετα εξαρτήματα των υφιστάμενων σπιτιών, η αύξηση στους τίτλους σπιτιών περίπου 1,5% ανά χρόνο και στη χρήση των καλύτερων, διαθέσιμων τεχνολογιών στον κτιριακό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, το δυναμικό εξοικονόμησης ορίστηκε με όρους επένδυσης σε ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες που έχει μια περίοδο αποπληρωμής οχτώ ή λιγότερα χρόνια, κι επιτρέπει υψηλότερα κέρδη επιστροφής σε σχέση με εναλλακτικές επενδύσεις, όπως αυτές της παραγωγής ενέργειας.  Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα που προέρχονται από το μοντέλο εκτίμησης MURE με βάση τις τρέχουσες ενεργειακές τιμές δεν αφορούν μη-εγκατεστημένο εξοπλισμό κτιρίων (οικιακές συσκευές κλπ), εκτός από ειδικές περιπτώσεις (για παράδειγμα στον τριτογενή τομέα τα φωτιστικά θεωρούνται εγκατεστημένος εξοπλισμός), αντιμετωπίζουν δηλαδή αποκλειστικά και μόνο το ίδιο το κτιριακό κέλυφος [8]. Επιπλέον, στην Πράσινη Βίβλο με τίτλο “Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού”, αναφέρεται ότι ο στόχος για μείωση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης κατά 1% κάθε χρόνο (βλέπε παράγραφο 3.6.2.) μπορεί να επιφέρει εξοικονομήσεις ενέργειας πάνω από 55 εκατ. ΤΙΠ/ έτος κι ισοδύναμες μειώσεις εκπομπών 100 εκατ. Τόνων/ έτος (20% των δεσμεύσεων του Κιότο), αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτούνται δραστικότερα μέτρα [9].

Όσον αφορά το πρόγραμμα “Green Building”, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση κατά 25% της συνολικής κατανάλωσης (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός) των κτιρίων που εντάσσονται σε αυτό [3]. Προφανώς , η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών  που θα προκύψει από το πρόγραμμα “Green Building”, εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτό.

3.2.2. Μέτρα για τις οικιακές συσκευές

Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται συνεχώς στον οικιακό και τριτογενή τομέα καθώς η τεχνολογία προσφέρει βελτιωμένα επίπεδα υπηρεσιών και μεγαλύτερες ανέσεις μέσω του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Αυτή η τάση πιθανόν θα συνεχισθεί καθώς στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες οι ηλεκτρικές συσκευές καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια ακόμα και από τη θέρμανση χώρου. Έχει μάλιστα αποδειχτεί ότι είναι εφικτή τεχνικά και οικονομικά μια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 50% ή και παραπάνω [9]. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις οικιακές συσκευές.

Σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η ροή αντικειμενικών και σωστών πληροφοριακών στοιχείων για τον καταναλωτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα σύστημα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης με τη μορφή τυποποιημένων και ομοιόμορφων ετικετών για τις συσκευές ίδιου τύπου με την οδηγία 92/75/ΕΟΚ [10]. Οι ετικέτες αυτές προσαρτούνται στις διάφορες συσκευές κι ενημερώνουν τον καταναλωτή για την ενεργειακή απόδοση των συσκευών (με βάση την κατανάλωση, την απόδοση ή το ενεργειακό κόστος) .

Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρία είδη ετικετών: οι υποστηρικτικές που αποτελούν «σφραγίδες έγκρισης» για το αν το προϊόν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, οι συγκριτικές που επιτρέπουν στον καταναλωτή να συγκρίνει την απόδοση μεταξύ διαφορετικών συσκευών ίδιου τύπου κι οι οποίες βαθμονομούνται σε συνεχή ή διακριτή κλίμακα και τέλος οι ενημερωτικές ετικέτες που απλώς παρέχουν πληροφορίες στον καταναλωτή για την ενεργειακή απόδοση της συσκευής. Πέρα από την παροχή πληροφοριών σχετικά με το κόστος του κύκλου ζωής ενός προϊόντος οι ετικέτες παρακινούν και τους ίδιους τους παραγωγούς να κατασκευάζουν πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα. Στο Σχήμα 3.2. δίνονται τρεις ενδεικτικοί τύποι ετικετών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και την Ταϋλάνδη.

Σχήμα 3.2.: Ετικέτες ενεργειακής απόδοσης από τις Η.Π.Α. την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ταϊλάνδη

Πηγή:  Stephen Wiel and James E. McMahon – Energy efficiency labels and standards: A guidebook for appliances, equipment and lighting [11]

Ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο που αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας από τις οικιακές συσκευές και ετέθη σε πλήρη εφαρμογή με την οδηγία 92/75/ΕΟΚ είναι η καθιέρωση υποχρεωτικών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. Οι υποχρεωτικές προδιαγραφές απόδοσης είναι διαδικασίες ή κανονισμοί που προκαθορίζουν την ενεργειακή απόδοση και απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά των συσκευών που δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Υπάρχουν τρεις τύποι προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης:

- Οι περιγραφικές προδιαγραφές που απαιτούν την εγκατάσταση ή μη ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού /εξαρτήματος (π.χ. μόνωση) σε όλα τα νέα προϊόντα,

- Οι ελάχιστες προδιαγραφές απόδοσης που είναι καλά ορισμένα πρωτόκολλα (ή εργαστηριακές δοκιμές) και θέτουν όρια στόχους για τη μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση (συναρτήσει του μεγέθους ή του δυναμικού της συσκευής) με βάση συγκεκριμένα δοκιμαστικά πρωτόκολλα και

- Οι κλάσεις μέσης απόδοσης που ορίζουν την μέση απόδοση και κατάταξη ενός προϊόντος και επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει το επίπεδο απόδοσης για το κάθε μοντέλο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέση απαιτούμενη απόδοση [11].

Στο Σχήμα 3.3. φαίνεται η επίδραση που έχουν οι ετικέτες και τα υποχρεωτικά πρότυπα στη διανομή των ενεργειακών προϊόντων στην αγορά.

Σχήμα 3.3.: Επίδραση των υποχρεωτικών προτύπων και των ετικετών στη διανομή προϊόντων στην αγορά

Πηγή: Stephen Wiel and James E. McMahon – Energy efficiency labels and standards: A guidebook for appliances, equipment and lighting [11]

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί σε εφαρμογή και οι λεγόμενες εθελοντικές συμφωνίες καθώς ορισμένα κράτη μέλη και πολλοί κατασκευαστές έδειξαν να προτιμούν τις εθελοντικές συμφωνίες υπό τη μορφή ελεύθερων δεσμεύσεων αντί των νομοθετικών ρυθμίσεων. Τέτοιες συμφωνίες αναγνωρίζονται από την Επιτροπή (μεταξύ άλλων μέσω μιας σύστασης) και έχουν τον ίδιο στόχο όπως οι υποχρεωτικές απαιτήσεις ελάχιστης απόδοσης. Βασικά, υπάρχουν τέσσερα είδη εθελοντικών συμφωνιών:

- Οι εθελοντικές συμφωνίες που βασίζονται σε στόχους (ή αλλιώς συμφωνίες υπό διαπραγμάτευση) κι είναι νομικά δεσμευτικές. Οι συμφωνίες αυτές προλαβαίνουν μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις και επισύρουν ενδεχόμενες ποινές,

- Οι εθελοντικές συμφωνίες που βασίζονται σε στόχους υπό διαπραγμάτευση αλλά δεν είναι νομικά δεσμευτικές,

- Οι εθελοντικές συμφωνίες σχετικά με τη συνεργασία των επιχειρήσεων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας που αποσκοπούν στην ευρύτερη διάδοση της τεχνολογίας και

- Οι εθελοντικές συμφωνίες που αφορούν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιτευγμάτων [12].

Με τις εθελοντικές συμφωνίες δίνεται στις κατασκευάστριες εταιρείες περισσότερος χρόνος και ευελιξία για να επιτύχουν τον απαιτούμενο στόχο με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η καθιέρωση ετικετών και προτύπων συνοδεύεται από ένα σύνολο ετερόκλητων μέτρων που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα τους, όπως εκστρατείες για την εκπαίδευση των καταναλωτών και των πωλητών πάνω στην ερμηνεία των ετικετών, εθνικοί στόχοι για να καταλάβουν κάποιες αποδοτικές συσκευές ένα ορισμένο μερίδιο αγοράς, ελάχιστος αριθμός καταστημάτων λιανικής που διανέμουν αυτές τις συσκευές αλλά και πρόσθετα μέτρα στήριξης όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων για μοντέλα, επιδόσεις και τιμές των προϊόντων κλπ [6].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Όπως αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο (2005/265/EK), τα μέτρα για τις οικιακές συσκευές μπορούν να οδηγήσουν σε μείζονες βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πλαίσια μελέτης για το πρόγραμμα SAVE παρατηρήθηκε μια μείωση στην κατανάλωση των ψυγείων και των οικιακών λεβήτων ζεστού νερού κατά 27% από το 1992, λόγω της επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης με ετικέτες και της καθιέρωσης τεχνικών προτύπων. Πιο συγκεκριμένα, σε έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (IES) αναφέρεται ότι η μέση εξοικονόμηση ηλεκτρισμού για το σύνολο των οικιακών συσκευών κατά την περίοδο 1992-2003 ήταν 2,106-2,709 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (24,5-31,5 TWh/ έτος). Μάλιστα, αναφέρεται στη συγκεκριμένη έκθεση η εκτίμηση ότι, ενώ η κατανάλωση ενέργειας με τις σημερινές πολιτικές θα φτάνει τα 34,56 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (401,9 TWh/ έτος) το 2010, είναι δυνατό με συμπληρωματικές πολιτικές να φτάσει τα 28,64 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (331,1 TWh/ έτος), πράγμα που προσθέτει ένα μέσο περιθώριο εξοικονόμησης για όλες τις οικιακές συσκευές γύρω στα 5,92 εκατ. ΤΙΠ/ έτος για την περίοδο 2003-2010. Με άλλα λόγια, με τις σημερινές πολιτικές αναμένεται μια αύξηση για την περίοδο 2003-2010 στη μέση συνολική κατανάλωση ενέργειας των οικιακών συσκευών γύρω στα 2,07 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (από τα 32,48 εκατ. ΤΙΠ/ έτος στα 34,56 εκατ. ΤΙΠ/ έτος), η οποία μπορεί, ωστόσο, με συμπληρωματικές πολιτικές να μετατραπεί σε μείωση κατά 3,84 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (από τα 32,48 εκατ. ΤΙΠ/ έτος στα 28,64 εκατ. ΤΙΠ/ έτος) [13].

Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια ανασκόπηση  των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε συγκεκριμένα είδη οικιακών συσκευών.

3.2.2.1. Ψυγεία-Καταψύκτες

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα ψυγεία, τους καταψύκτες και τους συνδυασμούς αυτών αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής οικιακής ζήτησης ενέργειας στην Κοινότητα ενώ τα περιθώρια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των συσκευών αυτών είναι σημαντικά. Επομένως, με την οδηγία 94/2/ΕΚ η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 153 σύμφωνα με το οποίο προσδιορίζεται η τάξη της ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής με βάση το δείκτη απόδοσης (Δείκτης ενεργειακής απόδοσης= ενεργειακή κατανάλωση / κανονική ενεργειακή απόδοση της συσκευής ως εκατοστιαίο ποσοστό). Η κατηγορία στην οποία ανήκει μια ψυκτική συσκευή επιδεικνύεται με τον αριθμό των αστεριών (*) που συγκεντρώνει και καθορίζεται από τη σχέση του όγκου της με την κατανάλωση της [14].

Επιπλέον, με την οδηγία 96/57/ΕΚ οι ψυκτικές συσκευές που πληρούν τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης φέρουν το αντίστοιχο σήμα CE, ενώ οι κατασκευαστές ψυγείων είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν τεχνικά έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται με τα προϊόντα τους και περιέχουν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής αλλά κι εξηγήσεις για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή της κατανάλωση [15]. Τέλος, με την οδηγία 2003/66/ΕΚ επεκτείνεται η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων [16]. Στο Σχήμα 3.4. φαίνεται ένα παράδειγμα ετικέτας για τα ψυγεία και τους καταψύκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει πληροφορίες για την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (kWh/year), τον αποθηκευτικό όγκο κλπ. Φαίνεται επίσης, η σχετική αποδοτικότητα της συσκευής με την έγχρωμη βαθμονομημένη κλίμακα.

Σχήμα 3.4.: Ετικέτα για ψυγεία και καταψύκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Οδηγία 94/2/ΕΚ [14]

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Μέχρι το 2000 οι ψυκτικές συσκευές ευθύνονταν για το 17,4% της οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου δηλαδή για 9,558 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (106,7 TWh/ έτος) και για την εκπομπή 52 εκατ. Τόνων / έτος. Σύμφωνα με τη μελέτη COLD II (Waide 2000), το μερίδιο των συσκευών που ανήκουν στις τάξεις απόδοσης Α και Β αυξήθηκε από μόλις 10% το 1990-92 σε 57% μέχρι το τέλος του 1999 (Σχήμα 3.5.). Συνολικά, παρατηρήθηκε μια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση των ψυκτικών συσκευών της ευρωπαϊκής αγοράς κατά 27% το έτος 1999 σε σχέση με τα επίπεδα απόδοσης πριν από τις ετικέτες (αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα 1996-2000 η αύξηση στο δείκτη απόδοσης ξεπέρασε το 30%), ενώ η αντίστοιχη μέση κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε από τις 450 kWh/ έτος το 1990-92 στις 364  kWh/ έτος το 1999 για κάθε συσκευή. Μάλιστα, εκτιμάται ότι αυτή η μείωση στην κατανάλωση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή του συστήματος επισήμανσης με ετικέτες και στην καθιέρωση ελάχιστων προτύπων απόδοσης. Επιπλέον, το 20% των ψυκτικών συσκευών που πουλήθηκαν από το 2000 και μετά ανήκουν στην κατηγορία Α με την υψηλότερη απόδοση (σε μερικές αγορές το ποσοστό αυτό ξεπέρασε το 50%) [8], [17].

Σχήμα 3.5.: Ποσοστό επί τοις % στην αγορά των ψυκτικών συσκευών με βάση την τάξη απόδοσης κάθε χρόνο

Πηγή: Waide(2000), GfK (2003) [17], [18]

Τέλος, σύμφωνα με την Έκθεση 2004 του Κοινού Κέντρου Ερευνών (IES) η εξοικονόμηση ηλεκτρισμού στις ψυκτικές συσκευές κατά την περίοδο 1992-2003 ήταν 1,032-1,16 εκατ. ΤΙΠ/ έτος, ενώ με τις σημερινές πολιτικές αναμένεται να υπάρξει μια επιπλέον μείωση στην κατανάλωση μέχρι το 2010 περίπου 0,6 εκατ. ΤΙΠ/ έτος. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 1,98 εκατ. ΤΙΠ/ έτος το 2010 με συμπληρωματικές πολιτικές (μιλάμε δηλαδή για ένα επιπλέον περιθώριο εξοικονόμησης γύρω στα 1,38 εκατ. ΤΙΠ/ έτος που θα οφείλεται αποκλειστικά στα νέα μέτρα εξοικονόμησης) [13].

3.2.2.2. Κλιματιστικά

Όπως είναι φυσικό, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κλιματιστικά αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα. Επειδή τα περιθώρια μείωσης της κατανάλωσης των κλιματιστικών είναι μεγάλα η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 92/75/ΕΟΚ εισήγαγε και για τα κλιματιστικά σύστημα επισήμανσης της ενεργειακής τους απόδοσης ανάλογο με τις υπόλοιπες οικιακές συσκευές, όπως επίσης και υποχρέωση για τους παρόχους των κλιματιστικών να συντάσσουν και να παραδίδουν τεχνικό φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται γενική περιγραφή του μοντέλου, πληροφορίες, συνοδευόμενες από σχέδια, σχετικά με τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του μοντέλου κι ιδιαίτερα εκείνα που μπορούν να επηρεάσουν την ενεργειακή του κατανάλωση καθώς και εκθέσεις των σχετικών δοκιμών μέτρησης για τη συμβατότητα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες χρήσης [10]. Ακόμα, με την οδηγία 2002/31/ΕΚ καθορίζεται η τάξη της ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής για όλα τα κλιματιστικά (αερόψυκτα, υδρόψυκτα και για λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης) με βάση συγκεκριμένους πίνακες. Τέλος, η οδηγία 2002/31/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12 kW. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του κλιματισμού και των διαστάσεών του σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών . Στους χρήστες παρέχονται κατάλληλες συμβουλές για πιθανή βελτίωση ή αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού και εναλλακτικές λύσεις [19].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από κλιματιστικά ήταν 0,5 εκατ. ΤΙΠ/ έτος το 2003 (5,8 TWh/ έτος). Η κατανάλωση ενέργειας από τα κλιματιστικά αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2010 κατά 0,224 εκατ. ΤΙΠ/ έτος με βάση τις σημερινές πολιτικές. Ωστόσο, με την εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων η αύξηση αυτή μπορεί να περιορισθεί στα 0,095 εκατ. ΤΙΠ/ έτος, είναι δηλαδή εφικτή μια εξοικονόμηση 0,129 εκατ. ΤΙΠ/ έτος που θα οφείλεται αποκλειστικά στα νέα μέτρα [13].

3.2.2.3. Πλυντήρια-Στεγνωτήρια Ρούχων, Πλυντήρια Πιάτων

Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δε θα μπορούσε να αφήσει έξω από το πλαίσιο της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ για επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών, τα πλυντήρια ρούχων, τα στεγνωτήρια ρούχων αλλά και τα πλυντήρια πιάτων. Έτσι, όσον αφορά τις παραπάνω κατηγορίες οικιακών συσκευών οι παρόχοι τους είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν τεχνικό φάκελο στον οποίο θα περιγράφουν τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου με ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που καθορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση. Οι φάκελοι αυτοί ακόμα θα περιέχουν εκθέσεις των σχετικών δοκιμών μέτρησης που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών των εναρμονισμένων προτύπων της οδηγίας αυτής. Όσον αφορά στα πλυντήρια πιάτων με  την οδηγία 97/17/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 1999/9/ΕΚ εφαρμόζεται στην πράξη η ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας αφού καθορίζεται με σαφήνεια η τάξη της ενεργειακής απόδοσης σε κλίμακα από Α (περισσότερο αποδοτικό) μέχρι G (λιγότερο αποδοτικό) της κάθε συσκευής με πίνακες [20], [21]. Σχετικά με τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια ρούχων η εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ έγινε με τις οδηγίες 95/12/ΕΚ και 95/13/ΕΚ και την τροποποίηση σύμφωνα  με την οδηγία 96/89/ΕΚ στο ίδιο πνεύμα με τα πλυντήρια πιάτων [22], [23], [24]. Στο Σχήμα 3.6. δίνεται ένα παράδειγμα ετικέτας για τα στεγνωτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι για καλύτερα αποτελέσματα στη χρήση των πλυντηρίων  απαιτείται πολλές φορές υψηλότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας κι ότι τα δεδομένα τα σχετικά με την απόδοση ενός πλυντηρίου θα πρέπει να εκτιμώνται σε συνδυασμό με την κατανάλωση νερού και ενέργειας. Συνεπώς, οι καταναλωτές θα πρέπει να επιλέγουν την καταλληλότερη συσκευή λαμβάνοντας υπόψη τους όλα τα δεδομένα.

Σχήμα 3.6.: Ετικέτα στεγνωτηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Οδηγία 95/13/ΕΚ

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Σύμφωνα με την Έκθεση 2004 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (IES), η εξοικονόμηση ενέργειας από την εισαγωγή ετικετών επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης κυμάνθηκε για την περίοδο 1992-2003 στα 0,86-0,95 εκατ. ΤΙΠ/ έτος για τα πλυντήρια ρούχων και στα 0,043 εκατ. ΤΙΠ/ έτος για τα πλυντήρια πιάτων. Με βάση τις σημερινές πολιτικές αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω μείωση στην κατανάλωση 0,26 εκατ. ΤΙΠ/ έτος για τα πλυντήρια ρούχων για την περίοδο 2003-2010, η οποία μπορεί να φτάσει και τα 1,032 εκατ. ΤΙΠ/ έτος με συμπληρωματικές πολιτικές (υπολογίζεται δηλαδή ένα δυναμικό εξοικονόμησης γύρω στα 0,772 εκατ. ΤΙΠ/ έτος για την περίοδο 2003-2010 στα πλυντήρια ρούχων). Όσον αφορά τα στεγνωτήρια, η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με τις σημερινές πολιτικές κατά 0,103 εκατ. ΤΙΠ/ έτος στην περίοδο 2003-2010, αλλά μπορεί ακόμα και να μειωθεί κατά 0,155 εκατ. ΤΙΠ/ έτος με συμπληρωματικές πολιτικές (υπολογίζεται δηλαδή ένα δυναμικό εξοικονόμησης γύρω στα 0,258 εκατ. ΤΙΠ/ έτος για την περίοδο 2003-2010). Τέλος, στα πλυντήρια πιάτων ενδέχεται να παρουσιαστεί αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 0,026 εκατ. ΤΙΠ/ έτος ή και μείωση κατά 0,043 εκατ. ΤΙΠ/ έτος, εάν εφαρμοστούν συμπληρωματικές πολιτικές (υπολογίζεται δηλαδή ένα πρόσθετο δυναμικό εξοικονόμησης γύρω στα 0,069 εκατ. ΤΙΠ/ έτος) [13].

Όσον αφορά, μια εθελοντική συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης για τα πλυντήρια που θεσπίστηκε σε πρώτο επίπεδο το 1998 και σε δεύτερο επίπεδο το 2000, το αποτέλεσμα ήταν η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 0,6 εκατ. ΤΙΠ/ έτος [6].

3.2.2.4. Φούρνοι-Μαγείρεμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δημοσιεύσει την πρώτη οδηγία για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των φούρνων από το 1979(79/531/ΕΟΚ) [25]. Η οδηγία αυτή καταργήθηκε με την πιο πρόσφατη οδηγία 2002/40/ΕΚ που αποτελεί εφαρμογή της 92/75/ΕΟΚ σχετικά με την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας σε όλες τις οικιακές συσκευές. Επομένως, η οδηγία 2002/40/ΕΚ ορίζει τη μορφή της ετικέτας επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών ηλεκτρικών φούρνων η οποία επικολλείται πάνω στην πόρτα των φούρνων. Η οδηγία αυτή προσδιορίζει εκτός των άλλων το περιεχόμενο των τεχνικών εγγράφων(παρόμοιο με τις προηγούμενες οικιακές συσκευές)που συνοδεύουν την πώληση του φούρνου, ενώ καθορίζει επακριβώς την τάξη της ενεργειακής απόδοσης της συσκευής με πίνακες για φούρνους μικρού, μεσαίου και μεγάλου όγκου [26].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στους φούρνους, η κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2010 στα επίπεδα του 2003 (1,46 εκατ. ΤΙΠ/ έτος) με βάση τις σημερινές πολιτικές. Ωστόσο, η λήψη πρόσθετων μέτρων θα μπορούσε να επιφέρει μια εξοικονόμηση της τάξης των 0,129 εκατ. ΤΙΠ/ έτος [13].

3.2.3. Καυστήρες-Λέβητες, Θέρμανση νερού

Η πρώτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Φεβρουαρίου 1978 περί λειτουργίας των μονάδων παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού σε βιομηχανικά κτίρια καθώς και περί της μονώσεως του δικτύου διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσης στα νέα βιομηχανικά κτίρια είχε ως στόχο τη μείωση του ρυθμού αύξησης της εσωτερικής κατανάλωσης με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στην ορθολογική χρησιμοποίηση και την εξοικονόμηση ενέργειας [27].

Στη συνέχεια με την οδηγία 92/42/ΕΟΚ καθιερώθηκαν συγκεκριμένες προδιαγραφές απόδοσης για τους νέους λέβητες που όμως δεν ήταν υποχρεωτικές. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν κυρίως λέβητες με ισχύ εξόδου 4-400 kW. Η διαδικασία με την οποία αξιολογείται αν οι νέοι λέβητες πληρούν αυτές τις προδιαγραφές διεξάγεται είτε από τους ίδιους τους κατασκευαστές είτε από νομικά πρόσωπα αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση επιτυχούς αξιολόγησης αποδίδεται στους λέβητες η σήμανση CE αλλά και η αναγνώριση συμβατότητας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για διάθεση στην αγορά. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η σχετική αποδοτικότητα ενός λέβητα αναγνωρίζεται επίσημα με ένα επιπλέον σήμα « * »  για κάθε αύξηση της απόδοσης του κατά 3 βαθμούς στο σχετικό πίνακα κατάταξης [28].

Τέλος, με την οδηγία 2002/91/ΕΚ θεσπίζονται απαιτήσεις που αφορούν στην τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των λεβήτων και μια αξιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης των οποίων οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών. Με βάση τις επιθεωρήσεις αυτές, που θα περιλαμβάνουν αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λεβήτων και των διαστάσεών τους σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου, οι εμπειρογνώμονες συνιστούν στους χρήστες την πιθανή αντικατάσταση των λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης και εναλλακτικές λύσεις. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή ρύθμιση σύμφωνα με τα πρότυπα του προϊόντος αλλά κι η βέλτιστη απόδοση από την άποψη του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της ενέργειας [29].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Η εξοικονόμηση ενέργειας που προέκυψε με την εφαρμογή της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης λεβήτων ζεστού νερού ήταν σημαντική όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα (ο κάθετος άξονας έχει μονάδα μέτρησης τα 1000 PJ).

Σχήμα 3.7.: Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα εξαιτίας της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ (στατιστική προσέγγιση)

Πηγή: Μοντέλο MURE, υπόθεση εργασίας 2

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση εργασίας 2 του μοντέλου εκτίμησης MURE προβλέπει μέχρι το 2010 μέση εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 8,43 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (μείωση εκπομπών CO2 κατά 23,19 εκατ. Τόνους/ έτος) με βάση τις σημερινές πολιτικές. Με βάση το σενάριο Β, που συμπεριλαμβάνει μέτρα καλύτερης μόνωσης των νέων κτιρίων, η εξοικονόμηση υπολογίζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 7,99 εκατ. ΤΙΠ/ έτος το 2010, ενώ σε περίπτωση που οι μονώσεις αυτές εφαρμοστούν και σε παλιά κτίρια η εξοικονόμηση εκτιμάται στα 67,44 εκατ. ΤΙΠ/ έτος. Συμπερασματικά, το μοντέλο εκτίμησης MURE δίνει σαν αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας για την οδηγία 92/42/ΕΟΚ τα 8,36 εκατ. ΤΙΠ/ έτος και μια μείωση εκπομπών  23,2 εκατ. Τόνων/ έτος μόνον σε ό,τι αφορά τη θέρμανση χώρου [30]. Τέλος, η Έκθεση 2004 του Κοινού Κέντρου Ερευνών (IES), εκτιμά ότι με το σημερινό status quo θα προκύψει μια μείωση στην κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2010 της τάξης των 0,086 εκατ. ΤΙΠ/ έτος, αναφερόμενη στη μείωση των θερμικών απωλειών σε θέση αναμονής των οικιακών ηλεκτρικών θερμοσίφωνων (DESWH), λόγω καλύτερης μόνωσης, ενώ σε περίπτωση εφαρμογής συμπληρωματικών μέτρων η μείωση αυτή θα μπορούσε να φτάσει και τα 0,258 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (μιλάμε δηλαδή για ένα δυναμικό εξοικονόμησης γύρω στα 0,172 εκατ. ΤΙΠ/ έτος για την περίοδο 2003-2010 από τα συμπληρωματικά μέτρα). Πρόσθετη εξοικονόμηση θα προέλθει από στρατηγική ελέγχου (θερμοστάτης και χρονοδιακόπτης), αλλά και με εισαγωγή και εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συλλεκτών [13].

3.2.4. Φωτισμός

3.2.4.1. Οικιακοί Λαμπτήρες-Στραγγαλιστικά Πηνία

Η οδηγία 98/11/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το ξεκίνημα για την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών λαμπτήρων. Η συγκεκριμένη οδηγία εφαρμόζεται στους οικιακούς ηλεκτρικούς λαμπτήρες που τροφοδοτούνται άμεσα από το δίκτυο ηλεκτρισμού (λαμπτήρες πυρακτώσεως και συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο), καθώς και στους οικιακούς λαμπτήρες φθορισμού (περιλαμβανομένων των σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού και των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο), έστω και αν διατίθενται στο εμπόριο για μη οικιακή χρήση. Για τους οικιακούς λαμπτήρες υπάρχει ένα επιπλέον σύστημα επισήμανσης με την ετικέτα να προσαρτάται εξωτερικά στη συσκευασία του κάθε λαμπτήρα. Με την ετικέτα αυτή ο καταναλωτής πληροφορείται για την τάξη της ενεργειακής απόδοσης του λαμπτήρα, όπως ορίζεται στην παραπάνω οδηγία, για τη φωτεινή ροή του λαμπτήρα σε lumen, που μετράται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής των εναρμονισμένων προτύπων αλλά και για την ισχύ εισόδου (σε Watt) , που μετράται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών των εναρμονισμένων προτύπων [31].

Όσον αφορά τα στραγγαλιστικά πηνία η οδηγία 2000/55/ΕΚ επισημαίνει ότι τα διάφορα μοντέλα στραγγαλιστικών πηνίων για τους λαμπτήρες φθορισμού που είναι διαθέσιμα στην κοινοτική αγορά εμφανίζουν πολύ διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης για ένα δεδομένο τύπο λαμπτήρα, χαρακτηρίζονται δηλαδή από πολύ υπερβολικές διακυμάνσεις ενεργειακής απόδοσης. Συνεπώς, η οδηγία αυτή σε μια προσπάθεια σταδιακής αντικατάστασης των στραγγαλιστικών πηνίων που έχουν χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση από αποδοτικότερα στραγγαλιστικά πηνία καθορίζει υποχρεωτικές προδιαγραφές απόδοσης και εισάγει τη σήμανση CE για εκείνα τα στραγγαλιστικά πηνία που θεωρούνται επαρκώς αποδοτικά, ενώ απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά των υπολοίπων. Τέλος, ορίζει το περιεχόμενο των τεχνικών εγγράφων που συνοδεύουν τη διανομή των στραγγαλιστικών πηνίων και τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται σε αποτελέσματα μετρήσεων ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με το πρότυπο EN50294 αλλά και σε λεπτομερή στοιχεία της πιστότητας αυτών των μετρήσεων [32].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της οδηγίας 2000/55/ΕΚ, η εξοικονόμηση ενέργειας που αναμένεται να προκύψει από την εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία των λαμπτήρων φθορισμού είναι 0,086 εκατ. ΤΙΠ/ έτος για το 2005 (σε σχέση με τα επίπεδα της κατανάλωσης που θα προέκυπταν χωρίς τις απαιτήσεις απόδοσης), 0,43 εκατ. ΤΙΠ/ έτος για το 2010 και 1,03 εκατ. ΤΙΠ/ έτος για το 2020 (η Επιτροπή εκτιμά στην αντίστοιχη οδηγία το αντίστοιχο δυναμικό σε 0,86 εκατ. ΤΙΠ/ έτος). Οι αντίστοιχες μειώσεις εκπομπών CO2 θα είναι 0,5 εκατ. Τόνοι/ έτος, 2,5 εκατ. Τόνοι/ έτος και 6 εκατ. Τόνοι/ έτος. Ακόμα, σε ό,τι αφορά την αγορά το αναμενόμενο μέσο μερίδιο για τα πηνία που πληρούν τις προδιαγραφές τύπου Α της CELMA θα είναι μεγαλύτερο από 55% μέχρι το 2010 [32], [33]. Τέλος, σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό στον οικιακό τομέα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών εκτιμά ότι στην περίοδο 2003-2010 θα επέλθει μια αύξηση της κατανάλωσης της τάξης των 0,77 εκατ. ΤΙΠ/ έτος με βάση τις σημερινές πολιτικές, η οποία όμως μπορεί με συμπληρωματικές πολιτικές να μετατραπεί σε μείωση κατά 0,516 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (πρόκειται δηλαδή για ένα δυναμικό εξοικονόμησης γύρω στα 1,286 εκατ. ΤΙΠ/ έτος από τα συμπληρωματικά μέτρα την περίοδο 2003-2010) [13].

3.2.4.2. Green Light

Ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή στα πλαίσια του φωτισμού είναι το πρόγραμμα “Green Light”. Το Green Light είναι μια πρωτοβουλία με εθελοντικό χαρακτήρα στην οποία συμμετέχουν καταναλωτές του δημόσιου και του εμπορικού τομέα. Σκοπός είναι η μείωση της κατανάλωσης για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς με παράλληλη βελτίωση των συνθηκών φωτισμού. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μειώνουν την κατανάλωση για το φωτισμό τουλάχιστον κατά 30% ή φροντίζουν ώστε οι καινούριες ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους σε ποσοστό τουλάχιστον 50% να έχουν αποδοτικότερες συνθήκες φωτισμού. Στο πρόγραμμα, φυσικά, συμμετέχουν κι επαγγελματίες του φωτισμού ως υποστηρικτές (endorsers) οι οποίοι παρέχουν συμβουλές και κατευθύνσεις στα μέλη του Green Light. Παραδείγματα γνωστών εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Green Light” αποτελούν οι TESCO, COOP, VODAFONE, DOLCE&GABBANA κ.α. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν και δε χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα (τα μέλη πληρώνουν από μόνα τους) παρέχει στήριξη με τη μορφή των πληροφοριών, της δημόσιας αναγνώρισης, της χρήσης του σήματος(logo) κλπ [34].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από τα διάφορα έργα του “Green Light” προκύπτει δυνητική εξοικονόμηση από 30 έως 50% ή και περισσότερο. Μάλιστα, περαιτέρω εξοικονόμηση θα μπορούσε να επιτευχθεί με την εισαγωγή φωτισμού που βασίζεται σε LED (διόδους εκπομπής φωτός) στερεάς κατάστασης, για τον οποίο οι εκτιμήσεις μείωσης της ζήτησης στην Ευρώπη για το 2015 είναι της τάξης των 40 GW ζήτησης αιχμής ή 2 δις βαρέλια πετρελαίου [35]. Τέλος, το μοντέλο εκτίμησης MURE προβλέπει μια μείωση στις εκπομπές του CO2 περί τα 7 εκατομμύρια μέχρι το 2010 [36].

3.2.5. Γραφειακός Εξοπλισμός

Ο γραφειακός εξοπλισμός (προσωπικοί υπολογιστές, οθόνες, φαξ, scanner, φωτοτυπικά, εκτυπωτές κλπ) καταλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον κτιριακό τομέα. Σύμφωνα με ειδικές μελέτες το οικονομικότερο μέσο για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης δεν είναι μια κατάλληλη νομοθετική πράξη (όπως η οδηγία 92/75/ΕΟΚ) αλλά ένα εθελοντικό πρόγραμμα επισήμανσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε ένα συντονισμένο πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού με ετικέτες, το οποίο θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τις αποδοτικότερες συσκευές και θα παρακινήσει τους παραγωγούς να κατασκευάζουν αποδοτικότερα προϊόντα με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα ENERGY STAR (με το ομώνυμο σήμα) προέκυψε από μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Η.Π.Α. σχετικά με το συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τα είδη γραφειακού εξοπλισμού και επικυρώθηκε με την απόφαση 2001/469 του Συμβουλίου [37]. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είτε ως μέλος είτε ως υποστηρικτής μιας επιχείρησης είναι εθελοντική. Τόσο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και η κυβέρνηση των Η.Π.Α., έχουν ορίσει από ένα διαχειριστικό φορέα. Πιο συγκεκριμένα, με την οδηγία 2003/168/ΕΚ ιδρύθηκε το γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το ENERGY STAR (European Union Energy Star Board) [38]. Όσον αφορά τα προϊόντα, αυτά ελέγχονται είτε από τους ίδιους τους κατασκευαστές για το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές είτε από ειδικά, ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών. Τα προϊόντα που συμβαδίζουν με τις επιταγές του ENERGY STAR φέρουν και το αντίστοιχο σήμα, το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 3.8.

Σχήμα 3.8.:  Λογότυπο του προγράμματος Energy Star

Πηγή: http://www.energystar.gov/ [39]

Το κοινό λογότυπο μπορούν να χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και άλλοι φορείς στα δικά τους προϊόντα γραφειακού εξοπλισμού και στην σχετική διαφήμιση. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει μια σειρά δράσεις που θα συμβάλλουν στην επιτυχία του προγράμματος όπως παρακολούθηση της αγοράς και έλεγχος καταχρήσεων, ενημερωτικές εκστρατείες, συντονισμός με άλλα κοινοτικά προγράμματα επισήμανσης κι ενθάρρυνση προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης που θα είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις προδιαγραφές του ENERGY STAR [39].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Από τη μελέτη προέκυψε ότι το ένα τρίτο των αγοραστών επηρεάζονταν από το σήμα ενεργειακής απόδοσης [40]. Το μοντέλο εκτίμησης MURE εκτιμά ότι το πρόγραμμα “Energy Star” θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 0,8598 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (10 TWh το χρόνο), μέχρι το 2015 αλλά και μείωση εκπομπών CO2 ίσες με 13 εκατ. Τόνους/ έτος μέχρι το 2010 [8].

3.2.6. Επιπρόσθετες απαιτήσεις και καινοτομίες στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Στο βαθμό που η κατανάλωση ενέργειας έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, όπως συμβαίνει με τις οικιακές συσκευές, η Ευρωπαϊκή  Ένωση έχει αρχίσει να καθιερώνει απαιτήσεις σχετικές με τον έλεγχο σε θέση αναμονής για το φωτισμό, τη θέρμανση, την ψύξη και τους ηλεκτρικούς κινητήρες. Είναι γεγονός ότι αυτός ο τύπος ενεργειακής σπατάλης αυξάνεται διαρκώς, επειδή συνεχώς περισσότερες συσκευές διαθέτουν την εν λόγω λειτουργία. Ενώ αρχικά επρόκειτο για μια μορφή διαχείρισης της ενέργειας σε ορισμένες συσκευές, μπορεί εξίσου να συνεπάγεται σημαντική ενεργειακή απώλεια. Έτσι, στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/739/ΕΚ (όπως και της οδηγίας 2006/32/ΕΚ) για τον οικολογικό σχεδιασμό, προβλέπεται η ενθάρρυνση και προώθηση εθελοντικών συμφωνιών, η εισαγωγή μέτρων εφαρμογής για τον περιορισμό των απωλειών σε θέση αναμονής για ορισμένες ομάδες συσκευών (π.χ."κώδικες δεοντολογίας" για τροφοδοτικά και ψηφιακούς προσαρμογείς για τηλεοράσεις) , η τόνωση σε διεθνές επίπεδο της ανάπτυξης τεχνολογιών και μέτρων που αποβλέπουν στον περιορισμό των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας σε θέση αναμονής, όπως επίσης και μέτρα για τη διακοπή της τροφοδοσίας του ηλεκτρικού εξοπλισμού όταν δεν χρειάζεται και εφόσον δεν θίγονται οι λειτουργίες του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εθελοντικές συμφωνίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από την Επιτροπή με κατασκευαστές συσκευών για τη μείωση των απωλειών σε φάση αναμονής των συσκευών τηλεόρασης και των video recorders, ενώ υφίσταται και μια συμφωνία για τα ηλεκτρικά πλυντήρια, αλλά και για τους λέβητες νερού [41], [42].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Σε μελέτη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας αναφέρεται ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται σε θέση αναμονής μπορεί να φτάσει 5-10% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού στον οικιακό τομέα [73].  Τα ίδια συμπεράσματα εξάγονται κι από μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος SAVE [43]. Σύμφωνα με την Έκθεση 2004, του Κοινού Κέντρου Ερευνών (IES), η εξοικονόμηση ηλεκτρισμού σε φάση αναμονής κατά την περίοδο 1992-2003 ήταν 0,086-0,172 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (1-2 TWh/ έτος). Μάλιστα, με τις σημερινές πολιτικές εκτιμάται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε φάση αναμονής το 2010 θα αυξηθεί από τα 3,78 εκατ. ΤΙΠ/ έτος στα 5,67 εκατ. ΤΙΠ/ έτος. Με συμπληρωματικές πολιτικές ωστόσο η αύξηση αυτή μπορεί να περιορισθεί μόλις στα 3,96 εκατ. ΤΙΠ/ έτος. Πρόκειται, δηλαδή για δυναμικό εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας γύρω στα 1,71 εκατ. ΤΙΠ/ έτος σε ό,τι αφορά τις συμπληρωματικές πολιτικές της περιόδου 2003-2010 [13]. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Επιτροπή η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε από τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας για τις συσκευές τηλεόρασης και τα βιντεοκασετόφωνα (φάση αναμονής και φάση λειτουργίας) κι η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 2000 ήταν 0,6 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (7 TWh/ έτος) [6]. Στην επόμενη υποενότητα δίνεται ένας κατάλογος με όλες τις εθελοντικές συμφωνίες και αυτοδεσμεύσεις που έχουν συναφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις απώλειες ηλεκτρισμού σε φάση αναμονής, καθώς και μια ποιοτική εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης τους.

3.2.7 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

3.2.7.1. Συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού

Καθώς τα επίπεδα ενεργειακής σπατάλης στη διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής ανέρχονται σε ποσοστό 66%, ο τομέας αυτός διαθέτει ευρύ δυναμικό εξοικονόμησης. Η χρήση συνδυασμένης θέρμανσης και ηλεκτρισμού (CHP) παρουσιάζει αυξημένες δυνατότητες για την επίτευξη βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών συνεπειών. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει θέσει έναν ευρύτερο κοινοτικό στόχο για την αύξηση της συμπαραγωγής στο 18% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού μέχρι το 2010. Στα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου συμπεριλαμβάνεται κυρίως η οδηγία 2004/8/ΕΚ με την οποία ορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο η έννοια της συμπαραγωγής, καθιερώνονται κριτήρια αξιολόγησης και μέθοδοι υπολογισμού της απόδοσής της, όπως επίσης και πιστοποιητικά που κατοχυρώνουν την παραγόμενη από διαδικασία συμπαραγωγής ηλεκτρική ενέργεια. Ακόμα, με την ίδια οδηγία τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προωθήσουν την επέκταση της συμπαραγωγής με εθνικά προγράμματα που θέτουν συγκεκριμένους εθνικούς στόχους, αναλύουν το δυναμικό της συμπαραγωγής στην κάθε χώρα, απλοποιούν τις διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, περιορίζουν τα φορολογικά βάρη και βελτιώνουν τα μέσα χρηματοδότησης για εγκαταστάσεις συμπαραγωγής [44]. Επίσης, με την πάροδο του χρόνου διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα προβλέπει τις τιμολογιακές ρυθμίσεις για τη συμπαραγωγή, την καταπολέμηση των μονοπωλίων και θα προβλέπει την ανεμπόδιστη σύνδεση των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο. Τέλος, τεχνολογικά προγράμματα για την ανάπτυξη των τεχνολογιών συμπαραγωγής με σκοπό τον περιορισμό του κατασκευαστικού κόστους βρίσκονται σε εξέλιξη [6].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Ως γνωστό οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής μπορούν να φτάσουν σε ένα ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας περίπου 8%[6]. Μάλιστα, στην οδηγία 2004/8/ΕΚ, για την προώθηση της συμπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει ακόμα και το 18% [44]. Πιο συγκεκριμένα, σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εκτιμάται ότι με αυστηρή εφαρμογή των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων μέτρων η δυνητική εξοικονόμηση για εγκαταστάσεις συμπαραγωγής μπορεί να φτάσει τα 40 εκατ. ΤΙΠ/ έτος μέχρι το 2020, ενώ με εφαρμογή πρόσθετων μέτρων μετά το 2020 ακόμα και τα 60 εκατ. ΤΙΠ/ έτος [45]. Ωστόσο, το δυναμικό εξοικονόμησης της οδηγίας 2004/8/ΕΚ εξαρτάται, προφανώς, από το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή. Έτσι, εκτιμάται ότι στην περίπτωση που το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή φτάσει το 18% το 2010 οι εξοικονομήσεις πρωτογενούς ενέργειας θα φτάσουν σε 18 εκατ. ΤΙΠ/ έτος και οι εκπομπές  θα μειωθούν κατά 42 εκατ. Τόνους/ έτος, σε αντίθεση με το μετριοπαθέστερο σενάριο που εκτιμά ότι αν το ποσοστό της συμπαραγωγής φτάσει το 15,5%, τότε οι επαγόμενες εξοικονομήσεις πρωτογενούς ενέργειας θα είναι 10 εκατ. ΤΙΠ/ έτος και η μείωση των εκπομπών  24 εκατ. Τόνοι/ έτος [46].

3.2.7.2. Τεχνολογία CCGT (Combined Cycle Gas Turbines)

Ένα άλλο εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή είναι η εξασφάλιση της τεχνολογίας CCGT. Οι αεριοστρόβιλοι συνδυασμένου κύκλου συγκαταλέγονται στις πλέον αποδοτικές μονάδες που διατίθενται σήμερα σε σύγκριση με τις παλιές θερμικές μονάδες στερεών καυσίμων, ορισμένες από τις οποίες λειτουργούν ήδη από τη δεκαετία του 1950. Η πλέον αποδοτική τεχνολογία που διατίθεται επί του παρόντος έχει απόδοση που προσεγγίζει το 60% και κατασκευάζεται κυρίως από ευρωπαϊκές εταιρείες. Ωστόσο, ανταγωνιστές από άλλα μέρη του κόσμου παρέχουν σήμερα επίσης τεχνολογία CCGT, με μικρότερο επενδυτικό κόστος αλλά με σημαντικά χαμηλότερη απόδοση καυσίμων, γύρω στο 40% γεγονός που προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το είδος της δράσης που θα αναλάβει για να εξασφαλίσει υψηλή ενεργειακή απόδοση [6].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηλεκτροπαραγωγών (Eurelectric) προέβλεψε ότι με την υιοθέτηση της τεχνολογίας CCGT είναι δυνατή μια βελτίωση στην απόδοση της διαδικασίας ηλεκτροπαραγωγής κατά 1,5% ετησίως [6].

3.2.7.3. Προώθηση κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής

Η μεγαλύτερη σπατάλη στην αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή - μετάδοση, διανομή - εφοδιασμός) είναι η ανεκμετάλλευτη θερμότητα που διαφεύγει υπό μορφή ατμού, κυρίως μέσω της θέρμανσης του νερού που απαιτείται για τη διαδικασία της ψύξης κατά την ηλεκτροπαραγωγή. Η αλυσίδα εφοδιασμού χαρακτηρίζεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό από κεντρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες μονάδες ισχύος, και ακολούθως από δαπανηρή μεταφορά της προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω καλωδίων. Κατά τη μεταφορά αυτή σημειώνονται περαιτέρω απώλειες, κυρίως στη διανομή. Οι τρέχουσες επενδυτικές ανάγκες στην ηλεκτροπαραγωγή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Ευρώπης εάν διευκολυνόταν η μετάδοση της ηλεκτροπαραγωγής μέσω μιας καθαρότερης και αποδοτικότερα διανεμόμενης επιτόπιας παραγωγής. Η κατανεμημένη ηλεκτροπαραγωγή είναι κατά κανόνα πολύ εγγύτερη σε χρήσιμα σημεία διάθεσης, γεγονός που διαφέρει επίσης εξαιτίας των απωλειών θερμότητας στην συμβατική ηλεκτροπαραγωγή· επομένως, η αύξηση των ευκαιριών για ανάκτηση θερμότητας βελτιώνει εντυπωσιακά την απόδοση των καυσίμων. Με την οδηγία 2003/54/ΕΚ εναρμονίζονται οι διαδικασίες αδειοδότησης της κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής [6], [47].

3.2.8. Κοινοτικά Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διάφορες πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες σε επίπεδο τελικής κατανάλωσης έχουν επιτακτική ανάγκη από υποστήριξη έρευνας και ανάπτυξης. Κοινοτικές και κλαδικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη για περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές αναδυόμενες τεχνολογίες θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την τεχνολογική πρωτοπορία και να βελτιώσει περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση. Συγκεκριμένα, στην Πράσινη Βίβλο για την ενεργειακή απόδοση (2005/265/ΕΚ) εκφράζεται μια σειρά προβληματισμών, όπως το αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι κυψέλες καυσίμου, τα ευφυή δίκτυα ενέργειας, τα βιολογικά καύσιμα στις μεταφορές, η διαχείριση ενέργειας μέσω συστημάτων υπολογιστών και τεχνικές "σάρωσης" ενέργειας, όπου ηλεκτρονικές συσκευές αντλούν ενέργεια από περιβάλλουσες πηγές, όπως η κίνηση του χρήστη, η θερμότητα του σώματος ή το ηλιακό φως. Αυτού του είδους οι δράσεις και άλλες που προαναφέρθηκαν προωθούνται μέσα από κοινοτικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης (μερικές φορές και σε συνεργασία με βιομηχανίες) , όπως το Joule-Thermie, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης αλλά και το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη που αποφασίστηκε να επεκταθεί για τη χρονική περίοδο 2007-2013 [6].

3.3.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3.3.1. Οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας (εναέριας, οδικής, θαλάσσιας και σιδηροδρομικής)

Σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, η πρωτοβουλία ‘Single Sky’ αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αναδιοργάνωση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Προβλέπεται συγκεκριμένα η ανάπτυξη ενιαίου πανευρωπαϊκού συστήματος για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Το έργο αυτό, θα προκαλέσει μια βιομηχανική πρωτοβουλία μεγάλης κλίμακας με την επωνυμία ‘SESAME’ η οποία θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση στα αεροπορικά καύσιμα (κηροζίνη), απλώς χάρη στον περιορισμό της εναέριας συμφόρησης γύρω από τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες.

Όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, όπως τα συστήματα πλοήγησης, αστικών διοδίων και συλλογικής βοήθειας οδηγών, τα οποία αναπτύσσονται, είναι σε θέση να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και να επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά των οδηγών. Ιδίως, η αξιοποίηση του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης σύμφωνα με το πρόγραμμα “GALILEO” έως το 2008 θα παρέχει αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες εντοπισμού θέσης για οχήματα και θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών για οδικούς χρήστες και αρωγής για τους οδηγούς, ενώ θα βοηθά και σε διάφορες φάσεις την εναέρια και τη θαλάσσια μεταφορά. Βελτιώνοντας τα όρια κορεσμού των υποδομών θα μειώσει το υπέρογκο κόστος της συμφόρησης και θα συμβάλλει στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, βελτιώνοντας παράλληλα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ένα άλλο μέτρο είναι η προώθηση των διατροπικών μεταφορών, ιδιαίτερα με τη δημιουργία του κοινοτικού προγράμματος MARCO POLO που αφορά την προσομοίωση εναλλακτικών λύσεων για την μετατόπιση του «ισοζυγίου» στους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Η Επιτροπή έχει προτείνει προϋπολογισμό ύψους 740 εκατ. € για το πρόγραμμα αυτό, τον Ιούλιο του 2004, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013 [6].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Όσον αφορά το έργο “SESAME” υπολογίζεται εξοικονόμηση 6-12% στα αεροπορικά καύσιμα [48].

3.3.2. Ανάπτυξη αγοράς για καθαρά οχήματα

Τα κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά για την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, την δοκιμή οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα όπως το φυσικό αέριο, καθώς και για την προώθηση μακροπρόθεσμων προοπτικών για τεχνολογίες όπως η κυψέλη καυσίμου και το υδρογόνο. Η υποστήριξη αυτή θα συνεχισθεί και στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης. Πιθανές δυνατότητες που εξετάζονται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του CARS 21 είναι: φοροαπαλλαγή για καθαρά οχήματα, επιβολή υποχρέωσης στις δημόσιες διοικήσεις να δεσμεύουν μέρος του προϋπολογισμού τους για την αγορά καθαρών οχημάτων, οι πόλεις να επιβάλλουν περιορισμένη πρόσβαση στο κέντρο για ρυπογόνα και υψηλής κατανάλωσης οχήματα, είτε με διόδια ή με απαγόρευση, ειδική πιστοποίηση και τεχνικά πρότυπα για καθαρά οχήματα [6].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Οι εθελοντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες υποτίθεται ότι παρακολουθούνται κι εξετάζονται με ενδελεχή και διάφανο τρόπο. Για αυτό το λόγο, τέσσερις ετήσιες αναφορές σχετικά με την αποδοτικότητα της Κοινοτικής Στρατηγικής για τη Μείωση των Εκπομπών  από τα αυτοκίνητα είχαν ήδη δημοσιευθεί μέχρι το 2003. Η τελευταία ετήσια αναφορά για τις εκπομπές  δείχνει ότι οι βιομηχανίες βρίσκονται στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι μέσες εκπομπές  στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν από τα 186g CO2/ km στα 166g / km (μείωση 10,8%) από το 1995 μέχρι το 2002, ως αποτέλεσμα κοινοτικών και εθνικών μέτρων και δραστηριοτήτων. Τα σπουδαιότερα αποτελέσματα από τις εθελοντικές δεσμεύσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 3.9.: Μέσες εκπομπές   από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα (πετρέλαιο και Diesel) για κάθε επιχείρηση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Fourth annual report on the effectiveness of the strategy, [49]

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2002, οι μέσες εκπομπές  για τα αυτοκίνητα diesel της ACEA ήταν 155 g/km (152 g/km σύμφωνα με την ACEA), ενώ για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα ήταν 172g/km. Η συνολική εικόνα δείχνει μια μείωση 12% (13,6% σύμφωνα με την ACEA). Όσον αφορά τη JAMA, οι εκπομπές  από τα αυτοκίνητα diesel ήταν 180g/km και για τα πετρελαιοκίνητα 172g/km. Η βελτίωση, επομένως, της JAMA είναι αξιοσημείωτη, ειδικά για τα αυτοκίνητα  diesel, αφού έχουν μειώσει τις εκπομπές τους κατά 25% σε σχέση με τα επίπεδα του 1995. Η KAMA πάλι, δείχνει να μην παρουσιάζει την ίδια επιτυχία σε σχέση με τις προηγούμενες δύο εταιρείες, αφού οι εκπομπές για τα αυτοκίνητα diesel το 2002 ήταν 203g/km, ενώ για τα πετρελαιοκίνητα 178g/km. Η συνολική βελτίωση ήταν 34,3% για τα αυτοκίνητα diesel, που είναι πολύ αξιόλογη. Ωστόσο, παραμένει αμφίβολο αν τελικά η ΚΑΜΑ θα καταφέρει να επιτύχει τους στόχους που έχει αναλάβει, γεγονός που την οδήγησε να αναδιατυπώσει τη δέσμευση της.

Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ποιοτικά με βάση τα αποτελέσματα των ACEA και JAMA ότι η εθελοντική συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών  από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα είχε αξιόλογο αντίκτυπο στις συνολικές εκπομπές. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, όπως η αύξηση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων diesel στην ευρωπαϊκή αγορά, τα αποτελέσματα από διάφορα φορολογικά μέτρα, αλλά κι η ίδια η συμπεριφορά των καταναλωτών συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών. Μάλιστα, η αύξηση στις πωλήσεις των αυτοκινήτων diesel έχει προβλεφθεί για το εγγύς μέλλον. Αναφορικά με τους στόχους του 2010 και του 2012, έχει γίνει κατανοητό ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες σκοπεύουν να επιτύχουν τους στόχους τους, όχι τόσο με τεχνολογικές βελτιώσεις στα ίδια τα αυτοκίνητα, όσο με την αύξηση του ποσοστού των αυτοκινήτων diesel στην αγορά και τις συνεπαγόμενες αλλαγές. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία άρχισε να μελετά την καθιέρωση νέων, αυστηρότερων ορίων σχετικά με τις εκπομπές  τα οποία αναμένεται να ισχύσουν από το 2010 (αναμένεται ότι το 2010 οι μέσες εκπομπές  θα φτάνουν τα 140g/km, ενώ το 2012 τα 120 g/km με βάση το μοντέλο εκτίμησης MURE [49], [50].

3.3.3. Διάφορα μέτρα για τις μεταφορές (επιβολή διοδίων, ελαστικά, αεροπορία)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αρχίσει πολιτική οδικών διοδίων για βαρέα επαγγελματικά οχήματα στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Με το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης θα είναι ευκολότερη η επιβολή συστημάτων διοδίων χωρίς να δημιουργούνται μεγάλες ουρές στα σημεία εισόδου των περιοχών χρέωσης. Με την κοινοτική οδηγία για την ποιότητα του αέρα υποχρεώνονται τα πολεοδομικά συγκροτήματα με τη μεγαλύτερη ρύπανση να καταρτίζουν σχέδια για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις τούτο σήμαινε είτε ριζικό περιορισμό των ρυπογόνων μεταφορών στα κέντρα των πόλεων ή επιβολή τελών. Ακόμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης συστημάτων ώστε να ενθαρρυνθούν οι σταθμοί ανεφοδιασμού των αυτοκινήτων να ενημερώνουν καλύτερα και να βοηθούν τους οδηγούς όσον αφορά τον έλεγχο των ελαστικών. Μια άλλη δυνατότητα θα ήταν να εξεταστεί η σύναψη εθελοντικής συμφωνίας με την αυτοκινητοβιομηχανία για την εγκατάσταση αισθητήρων πίεσης των ελαστικών στον πίνακα οργάνων των αυτοκινήτων. Τέλος, η Επιτροπή προγραμματίζει ανακοίνωση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αεροπορία, η οποία θα εστιάζει ιδιαίτερα στη χρήση οικονομικών μέσων (όπως φορολόγηση καυσίμων, τέλη εκπομπών ή εμπορία εκπομπών) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και τον περιορισμό των αερίων θερμοκηπίου στον κλάδο [6].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Όπως αναφέρεται σε μελέτη της ΙΕΑ (International Energy Agency), ελαστικά με κατάλληλες επιδόσεις μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων στα αυτοκίνητα μέχρι 5% [51]. Επίσης, χαμηλότερη πίεση στα ελαστικά προκαλεί υπερκατανάλωση καυσίμων 4%. Σε ό,τι αφορά στα διόδια, η εμπειρία του Λονδίνου από την εισαγωγή διοδίων το 2003 ήταν μείωση της κατανάλωσης κατά 20% [52], [53], [54].

3.3.4. Μέτρα για οικολογικό σχεδιασμό των ηλεκτρικών συσκευών, κοινοτικό σύστημα οικο-σήματος

Ο οικολογικός σχεδιασμός είναι μια νέα ιδέα με σκοπό να αναληφθεί δράση κατά τη φάση σχεδιασμού ενός προϊόντος που καταναλώνει ενέργεια, δεδομένου ότι, σε αυτό το στάδιο, καθορίζεται η ρύπανση που θα προκαλέσει το προϊόν σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής του και αυτό το στάδιο αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Με την οδηγία 2005/32/ΕΚ θεσπίζεται πλαίσιο για τον καθορισμό κοινοτικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής (όπως είναι οι λέβητες θέρμανσης νερού, οι ηλεκτρικοί κινητήρες, οι οικιακές συσκευές, ο γραφειακός εξοπλισμός, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και συστήματα κλιματισμού-εξαερισμού) σχετικά με τις επιτρεπόμενες εκπομπές  και τις ελάχιστες ενεργειακές αποδόσεις μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο αν έχουν συμμορφωθεί με τα εν λόγω μέτρα και φέρουν τη σήμανση CE (οικολογικό σήμα) [55]. Στο Σχήμα 3.10. δίνεται η τυπογραφική παρουσίαση της σήμανσης ποιότητας “CE”με το ομώνυμο ακρωνύμιο.

Σχήμα 3.10.: Σήμανση πιστότητας CE

Πηγή: Οδηγία 2005/32/ΕΚ, [55]

Επίσης, η συγκεκριμένη οδηγία προβλέπει διατάξεις για το πώς οι μικρομεσαίες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές παραμέτρους συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά το σχεδιασμό των προϊόντων τους και για την πληροφόρηση του καταναλωτή σχετικά με τα οικολογικά χαρακτηριστικά και τη χρήση του προϊόντος αλλά και τα οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού.

Μια ακόμα προτεραιότητα σύμφωνα με την οδηγία 2005/32/ΕΚ είναι οι εναλλακτικοί τρόποι δράσης όπως οι εθελοντικές συμφωνίες ή άλλα μέτρα αυτορρύθμισης από τις βιομηχανίες που εισάγουν διάφορα εναρμονισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής απόδοσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εθελοντικό, κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου EMAS (Eco Management and Audit Scheme) που προέκυψε από τον κανονισμό 761/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του EMAS, πρέπει οι οργανισμοί να αναλάβουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, με την ενεργειακή απόδοση να αποτελεί μέρος της εν λόγω βελτίωσης ενώ θα πρέπει να εξετάζεται κατά την περιβαλλοντική ανασκόπηση αλλά και στις περιβαλλοντικές δηλώσεις που πραγματοποιούνται βάσει του συστήματος EMAS. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές του προγράμματος EMAS, μία για τα μέλη του και μία για τους οργανισμούς που το υποστηρίζουν, με διαφορετικές αντίστοιχα εκδόσεις του περιβαλλοντικού σήματος [56]. Στο Σχήμα 3.11.παρουσιάζεται η εκδοχή του περιβαλλοντικού σήματος EMAS για τα μέλη του.

Σχήμα 3.11.: Περιβαλλοντικό σήμα EMAS

Πηγή: EMAS – The Eco-Management and Audit Scheme, [57]

Ωστόσο, η συνεργασία με τις βιομηχανίες επεκτείνεται και σε διάφορα άλλα περιβαλλοντικά  προγράμματα. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει BREF (Bat Reference Documents-έγγραφα αναφοράς βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας) όπου θα παρέχονται πληροφορίες για την εκπόνηση βέλτιστης πρακτικής για ενεργειακά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο αριθμό βιομηχανικών διεργασιών με σκοπό την ενθάρρυνση των βιομηχανιών να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, φιλικότερες προς το περιβάλλον και πιο αποδοτικές [52], [6].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Ο αντίκτυπος από το πρόγραμμα EMAS υπολογίστηκε από το μοντέλο εκτίμησης MURE με βάση μια ανάλυση αποπληρωμής. Τα αθροιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα και από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος δείχνουν μια μείωση στις εκπομπές  κατά 40 εκατ. Τόνους/ έτος μέχρι το 2010 [58], [59].

3.3.5. Μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων στη βιομηχανία και στις μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει τις εκπομπές του  και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου μέσω της προώθησης αντιρρυπαντικών και αποδοτικών τεχνολογιών και την εφαρμογή τους σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα. Μέσω της οδηγίας 1999/24/ΕΚ η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το πρόγραμμα Carnot για την προώθηση αντιρρυπαντικών και πιο αποδοτικών τεχνολογιών στερεών καυσίμων στα πλαίσια του προγράμματος SAVE (1998-2002). Στο πλαίσιο του προγράμματος Carnot αναπτύσσεται καλύτερα η βιομηχανική στρατηγική συνεργασία για τον τρόπο που πληρούνται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές με μέτρα όπως κοινές ερευνητικές ομάδες, επιχειρηματικά εργαστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις ειδικών σε βιομηχανίες και ομάδες συνεννόησης με σκοπό την ταυτόχρονη ενθάρρυνση της οικολογικής καινοτομίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας [60].

Όσον αφορά τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων στα οχήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρχάς συνάψει εθελοντικές συμφωνίες με ευρωπαίους, ιάπωνες και κορεάτες  κατασκευαστές αυτοκινήτων για τον επηρεασμό της επιλογής των καταναλωτών προς την κατεύθυνση αυτοκινήτων χαμηλότερης κατανάλωσης και τη βελτίωση της ποιότητας πληροφόρησης των καταναλωτών αναφορικά με την κατανάλωση καυσίμων. Βραχυπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίτευξη μέσου επιπέδου εκπομπής  ύψους 120g/km για όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα στην αγορά της Ε.Ε. Επίσης, το ευρωπαϊκό σύστημα σήμανσης των αυτοκινήτων παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα ενημερωμένης επιλογής σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές  των νέων ιδιωτικών αυτοκινήτων, ενώ εξετάζονται επιπλέον προτάσεις στα πλαίσια του προγράμματος CARS 21 [6].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενεργοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών κινητήρων στις βιομηχανίες (“Motor Challenge Program”) έδωσε σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος τα εξής αθροιστικά αποτελέσματα:

- Μείωση εκπομπών  κατά 34 εκατ. Τόνους μέχρι το 2015 (30 εκατ. Τόνους μέχρι το 2010) στη βιομηχανία

- Μείωση εκπομπών  κατά 10 εκατ. Τόνους στον τριτογενή τομέα μέχρι το 2015

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 7,22 εκατ. ΤΙΠ μέχρι το 2015 στη βιομηχανία και

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 2,06 εκατ. ΤΙΠ μέχρι το 2015 στον τριτογενή τομέα

Ακόμα, η εθελοντική δέσμευση των βιομηχανιών για επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων με ετικέτες είχε προφανή αποτελέσματα στο μερίδιο που κατέχουν στην αγορά. Συγκεκριμένα, στα παρακάτω σχήματα φαίνεται ότι οι κινητήρες που κατατάσσονται στην κατηγορία αποδοτικότητας 3, είχαν ήδη μειωθεί από το 2002 περισσότερο από όσο απαιτούνταν [61], [62]

4-πολικοί κινητήρες

Σχήμα 3.12(α).: Αντίκτυπος από την εθελοντική συμφωνία για την επισήμανση της απόδοσης των ηλεκτρικών 4-πολικών κινητήρων από το 1998 μέχρι το 2002 (ποσοστά πωλήσεων ανάλογα με την κατηγορία αποδοτικότητας)

2-πολικοί κινητήρες

Σχήμα 3.12.: Αντίκτυπος από την εθελοντική συμφωνία για την επισήμανση της απόδοσης των ηλεκτρικών 2-πολικών κινητήρων από το 1998 μέχρι το 2002 (ποσοστά πωλήσεων ανάλογα με την κατηγορία αποδοτικότητας)

Πηγή: CEMEP 2003

Στην Πράσινη Βίβλο (2005/265/ΕΚ) για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναφέρεται ότι τα συνδυασμένα μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων για τις μεταφορές (Πρόγραμμα CARS21 , εθελοντικές συμφωνίες με αυτοκινητοβιομηχανίες, σήμανση και ενημέρωση, απαιτήσεις απόδοσης και πρότυπα κ.α.) είναι δυνατό να καταλήξουν σε μια μείωση στην κατανάλωση καυσίμων περίπου 25% σε σύγκριση με το 1998 [6].

3.3.6. Μηχανισμός εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών

Πρώτον, ο καθαρός αντίκτυπος της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στην αγορά θα είναι μάλλον η αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Η αύξηση της τιμής θα μπορούσε, καθαυτή, να αποτελέσει κίνητρο για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Το σύστημα για την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών ενσωματώνει το κόστος του  στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ τούτου, θα πρέπει αφ' εαυτό να αποτελέσει επαρκές και αποτελεσματικό ως προς το κόστος σύστημα για να επηρεάσει τον προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας. Ωστόσο, ο υποτιθέμενος αντίκτυπος στη ζήτηση βασίζεται σε (μη ρεαλιστική) κατάσταση, κατά την οποία τα μηνύματα από τις τιμές γίνονται αμέσως αντιληπτά από τους πελάτες και ενδεχομένως να μην επιτευχθεί. Είναι λοιπόν αναγκαίο να συμπληρωθεί το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών με συγκεκριμένα, στοχοθετημένα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που αποτρέπουν οικονομικώς ορθές βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης [6], [41].

3.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3.4.1. Φορολογική πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προωθήσει σε μεγαλύτερο από ό,τι σήμερα βαθμό φορολογικά μέτρα που είτε ενθαρρύνουν είτε αποθαρρύνουν ορισμένες συμπεριφορές. Ο εξορθολογισμός της κοινοτικής φορολογικής πολιτικής αφορά καταρχάς τη μείωση των φόρων σε προϊόντα χαμηλής κατανάλωσης και την αύξηση στα αντίστοιχα υψηλής. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται κι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διεύρυνση της ελάχιστης φορολογικής βάσης για ενεργειακά προϊόντα (Οδηγία 2005/265/ΕΚ) . Πρέπει παρόλα αυτά να αναγνωριστεί ότι έχουν καταβληθεί σοβαρές προσπάθειες σε κοινοτικό επίπεδο, όπως η έγκριση της οδηγίας 2003/96/EΚ για την φορολόγηση της ενέργειας, που δημιουργεί ευνοϊκό πλαίσιο για την συμπαραγωγή (CHP), την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, σιδηροδρομικών και ποτάμιων μεταφορών, ενώ έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο σημαντικές προτάσεις, ιδίως όσον αφορά καύσιμα ντίζελ για επαγγελματική χρήση [6], [63].

Ένας εξίσου σημαντικός στόχος είναι η εφαρμογή της λεγόμενης αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» . Με άλλα λόγια η φορολογική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο εκπομπών   Χαρακτηριστική εφαρμογή των δύο παραπάνω στόχων αποτελεί η εις βάθος αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα καθώς κι η εναρμόνιση των φορολογικών καθεστώτων έτσι ώστε να υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την αγορά μικρότερων, καθαρότερων και ενεργειακά αποδοτικότερων οχημάτων. Μάλιστα, η ανακοίνωση 2002/431/ΕΚ στοχεύει στη βελτιωμένη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο πεδίο αυτό και προτείνει αλλαγές στους φόρους ταξινόμησης και πρώτης κυκλοφορίας [53].

Νέες ιδέες για τη φορολογική πολιτική είναι η εναρμόνιση των τελών σε περιπτώσεις στρέβλωσης του ανταγωνισμού, η προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κάποιοι ειδικοί φόροι για προϊόντα ενέργειας και ηλεκτρισμού σε δραστηριότητες παραγωγής, η εισαγωγή αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής όλων των ειδικών φόρων, επιπλέον φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ για τις μεταφορές, οι βελτιωμένοι όροι διασυνοριακού εμπορίου, η αναθεώρηση διάφορων εξαιρέσεων κλπ.

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Σε ό,τι αφορά την οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της αποδοτικότητας των καυσίμων με μέτρα οικονομικού χαρακτήρα, έγινε μια αξιολόγηση των επιμέρους προτάσεων με ένα νέο μοντέλο που αναπτύχθηκε από την COWI A/S. Το μοντέλο αυτό θεώρησε ως δεδομένο ότι βασικός σκοπός των επιμέρους εθνικών φορολογικών συστημάτων (συνολικά εξετάστηκαν οι περιπτώσεις 9 χωρών) είναι η μείωση των εκπομπών  κι υπό τους περιορισμούς ότι:

- Τα φορολογικά έσοδα από τα νέα αυτοκίνητα (φόροι καταγραφής, κυκλοφορίας, καυσίμων κλπ) δε θα αλλάξουν από τα κράτη-μέλη

- Το ποσοστό των αυτοκινήτων diesel στην αγορά θα παραμείνει ως έχει, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι μειώσεις των εκπομπών  να επιφέρουν μειώσεις   ή άλλων σωματιδίων. Ωστόσο, έγιναν και μετρήσεις που αφορούν στο διπλασιασμό των αυτοκινήτων diesel στην αγορά

- Δεν πρόκειται να συμβεί καμία μείωση στις πωλήσεις και τις δραστηριότητες των βιομηχανιών κατασκευής αυτοκινήτων

Τα βασικά συμπεράσματα ήταν ότι απλώς η μείωση του ποσοστού πωλήσεων των αυτοκινήτων diesel δεν είναι κι η καταλληλότερη προσέγγιση για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων εκτός από χώρες που το ποσοστό των αυτοκινήτων diesel είναι μικρό και μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις εκπομπών. Επίσης, η αύξηση των φόρων χωρίς την εισαγωγή αλλαγών στη δομή του παρόντος φορολογικού συστήματος, όπως τη φορολογική βάση ή τη διαφοροποίηση βασικών φορολογικών μέτρων, θα έχει ως αποτέλεσμα μικρές μόνο μειώσεις εκπομπών. Πιο αναλυτικά τα συμπεράσματα από αυτή τη διαδικασία μοντελοποίησης είναι:

- Τα φορολογικά σχέδια θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εκπομπές  για να παρέχουν αξιόλογα αποτελέσματα

- Είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση των φορολογικών μέτρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι φόροι για τα ενεργειακά αποδοτικά αυτοκίνητα να είναι σημαντικά χαμηλότεροι από τους φόρους για τα αυτοκίνητα με χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση

- Οι μεγαλύτερες μειώσεις εκπομπών μπορούν να επιτευχθούν με την αντικατάσταση των υπαρχόντων φόρων με νέους που θα σχετίζονται αποκλειστικά και άμεσα με το

- Μεγάλες μειώσεις εκπομπών  επιτυγχάνονται με την πρόσθεση ενός στοιχείου διαφοροποίησης στους υπάρχοντες φόρους. Επιπλέον, αν καθιερωνόταν κάποιου είδους χρηματοδότηση για τα ενεργειακά αποδοτικότερα αυτοκίνητα οι μειώσεις αυτές θα γίνονταν ακόμα μεγαλύτερες

- Απλώς και μόνο η διαφοροποίηση των υπαρχόντων φόρων θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις εκπομπών, αν και όχι τόσες όσο στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις

- Το επίπεδο του δυναμικού εξοικονόμησης δεν εξαρτάται τόσο από το είδος των φόρων, αλλά από το επίπεδο της μεταξύ τους διαφοροποίησης και τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης

- Πολύ μικρές μειώσεις εκπομπών επιτυγχάνονται αν καμία αλλαγή δεν συμβεί στη φορολογική βάση ή στη διαφοροποίηση των φόρων

- Οι αυξήσεις στους φόρους καυσίμων επιφέρουν μόνο μικρές μειώσεις στις μέσες εκπομπές  των νέων, επιβατικών αυτοκινήτων σε σχέση με τους φόρους οχημάτων. Ωστόσο, οι φόροι καυσίμων παίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των  συνολικών εκπομπών  στον τομέα των μεταφορών [44], [64].

3.4.2. Τιμολογιακή πολιτική

Η ακριβής τιμολόγηση, η οποία αντανακλά το πλήρες κόστος παροχής ενέργειας είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για την προώθηση έργων ενεργειακής απόδοσης. Για πολλές μορφές ενέργειας οι τιμές είναι κάτω από τα επίπεδα που θα προέκυπταν σύμφωνα με τις τιμολογιακές αρχές λόγω δημόσιων επιδομάτων, μονοπωλιακών καθεστώτων και οικονομικών αναδιαρθρώσεων. Μια ορθή τιμολογιακή πολιτική θα περιλάμβανε ενσωμάτωση των διάφορων εξωτερικοτήτων (όπως μεταβολή στις θέσεις εργασίας) και κυρίως του περιβαλλοντικού αντίκτυπου (εκπομπές  και των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου) στην τιμή και θα προσέδιδε διαφάνεια στις διαδικασίες επιχορηγήσεων, με αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών και τη σωστή κατανομή των πόρων για την προώθηση των επενδύσεων σε τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης [52], [65].

Επειδή, η τρέχουσα τιμολογιακή διάρθρωση και οι χαμηλές τιμές θα μπορούσαν επίσης να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης, επίκειται να παρθούν μέτρα για να αντιληφθούν οι καταναλωτές την αξία της καταναλισκόμενης ενέργειας ως αγαθού. Ένα σύστημα μέτρησης σε πραγματικό χρόνο (οι λεγόμενοι "έξυπνοι μετρητές") θα μπορούσε να περιορίσει την κατανάλωση τις ώρες που η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλή. Στην ίδια κατεύθυνση τα κράτη μέλη θα ζητήσουν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να θεσπίσουν καινοτόμα τιμολόγια και να εξασφαλίσουν ότι στους τελικούς χρήστες παρέχονται ατομικές μετρήσεις και αναλυτικοί λογαριασμοί όπου αναγράφεται η πραγματική κατανάλωση ενέργειας και ει δυνατόν η πραγματική χρονική διάρκεια χρήσης της ενέργειας και άλλα τεχνικά στοιχεία που θα βοηθούν στη ρύθμιση και την κατεύθυνση της κατανάλωσης [41].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Στο παρακάτω σχήμα δίνεται διαγραμματικά μια ποιοτική εκτίμηση του δυναμικού της ενεργειακής απόδοσης που μπορεί να προκύψει ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική [66].

Σχήμα 3.13.: Το δυναμικό της ενεργειακής απόδοσης σε συνάρτηση με την τιμή

Πηγή: Lithuanian Energy Institute

3.4.3. Τόνωση επενδύσεων σε τεχνολογίες και έργα ενεργειακής απόδοσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μια σειρά από μέτρα προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη εγκαταστήσει διάφορους μηχανισμούς υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο, ιδίως επενδυτικές ενισχύσεις, καθώς και φοροαπαλλαγές ή εκπτώσεις ευνοϊκότερου επενδυτικού πλαισίου στον τομέα αυτό. Το εν λόγω πλαίσιο θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω εφόσον εναρμονιζόταν σε κοινοτικό επίπεδο, εμπλέκοντας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πράγμα που θα μπορούσε να γίνει με τα «συνολικά» δάνεια (σε αυτή την περίπτωση η ΕΤΕ συνάπτει εταιρικές συνεργασίες με μεσάζοντες όπως εθνικές ή τοπικές τράπεζες για την παροχή συνολικών δανείων που στη συνέχεια αναδιανέμονται για τη χρηματοδότηση μικρότερων έργων και με μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική εμπειρογνωμοσύνη στο πεδίο της ενεργειακής απόδοσης) . Άλλη δυνατότητα είναι τα μοντέλα χρηματοδότησης που βασίζονται σε επιμερισμένες αποταμιεύσεις, όπως η χρηματοδότηση τρίτων (TPF) και οι συμβάσεις επιδόσεων (“shared savings”, guaranteed savings, first out) . Πολλά σχέδια TPF και συμβάσεις μοντέλα έχουν δρομολογηθεί σύμφωνα με την οδηγία 93/76/ΕΟΚ [52], [41], [67].

Επίσης, πρόκειται να καθιερωθούν επιτηρούμενες από το Δημόσιο δυνατότητες χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως για επενδύσεις με σχετικά μακροχρόνιες απαιτήσεις αποπληρωμής ή υψηλό κόστος συναλλαγών, όπως κυλιόμενα δάνεια, επιδοτήσεις, build operate transfer και άλλες μορφές χρηματοδότησης. Ακόμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε για την περίοδο 2007-2013 η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και η προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών να αποτελέσουν ρητούς στόχους στη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, τόσο στις περιφέρειες σύγκλισης όσο και σε αυτές όπου υφίστανται προγράμματα περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και συνέστησε περαιτέρω το άνοιγμα του Ταμείου Σύγκλισης και για το θέμα της ενεργειακής απόδοσης [6], [54].

Ένα συνηθισμένο εμπόδιο στην προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης είναι το πρόβλημα του διχασμού των κινήτρων ή αλλιώς το πρόβλημα «ιδιοκτήτη-ενοικιαστή». Για παράδειγμα, όσον αφορά τον εξοπλισμό θέρμανσης σε ένα σπίτι ο ιδιοκτήτης θα επιλέξει να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό με το μικρότερο κόστος εγκατάστασης αφού ο ενοικιαστής είναι αυτός που πληρώνει το κόστος λειτουργίας. Από την άλλη, ακόμα κι αν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να εγκαταστήσει αποδοτικό εξοπλισμό ο ενοικιαστής ενδεχομένως να προτιμήσει κάποιο άλλο σπίτι, συνολικά φθηνότερο, αφού σύμφωνα με τη δική του λογική τα έξοδα θέρμανσης συγκαταλέγονται στα συνολικά έξοδα του σπιτιού. Ανάλογο πρόβλημα («χάσμα αποπληρωμής») υφίσταται και σε επίπεδο επιχειρήσεων-καταναλωτών όπου οι επιχειρήσεις έχουν έλλειψη πληροφόρησης και τεχνικού προσωπικού, αβεβαιότητα για τις όποιες αλλαγές, ή αποτελούν μονοπωλιακά καθεστώτα, ενώ οι καταναλωτές αγνοούν τα οφέλη από την ενεργειακή απόδοση και παίρνουν τις αποφάσεις τους αποκλειστικά με γνώμονα το ελάχιστο αρχικό κόστος. Οι μόνοι τρόποι για να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο είναι με αυξημένη πληροφόρηση και των δύο μερών, εφαρμογή υποχρεωτικών προτύπων, ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, κρατικές προμήθειες αποδοτικής τεχνολογίας και άλλες παρόμοιες δράσεις [65].

Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενδείκνυται ανάληψη πρωτοβουλιών από τις αντίστοιχες αρχές και ανάπτυξη προτάσεων για την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μηχανισμών και την υπέρβαση επενδυτικών εμποδίων με σκοπό την υλοποίηση έργων μικρής κλίμακας. Τέλος, πρόκειται να αναπτυχθούν απλά εργαλεία εκτίμησης του ρίσκου έργων, όπως εγχειρίδια και προγράμματα υπολογιστών για την ανάλυση του κύκλου ζωής και λογιστικοί έλεγχοι για ενεργειακές επενδύσεις [6].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Σύμφωνα με τα πρακτικά της 1ης ευρωπαϊκής διάσκεψης των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών  σχετικά με τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά προγράμματα επενδύσεων σε κράτη εντός κι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν εφικτές εξοικονομήσεις 0,5-1% ετησίως επί τη βάσει ετησίων επενδύσεων ύψους 1-2% των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας [68]. Ιδιαίτερα, άλλη μελέτη εκτιμά ότι οι επενδύσεις στις βιομηχανίες άνθρακα μπορούν να αποδώσουν μια βελτίωση στην απόδοση ακόμα και περισσότερο από 50% [69].

3.4.4. Καλύτερη κατανομή των κρατικών ενισχύσεων

Οι τρέχουσες κρατικές ενισχύσεις υπέρ της ενεργειακής απόδοσης λήγουν στο τέλος του 2007 και συνεπώς είναι ευκαιρία να αναθεωρηθούν για να δοθεί περισσότερο βάρος σε μέτρα που προορίζονται για την ενθάρρυνση της οικολογικής καινοτομίας και της αύξησης της παραγωγικότητας που προκύπτει από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Θα μπορούσε να προβλεφθεί, μάλιστα, εξαίρεση στην κοινοποίηση ενισχύσεων κάτω από ορισμένο επίπεδο, γεγονός που θα παρείχε στα κράτη μέλη ευρύτερο περιθώριο ελιγμών για τη χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης (για παράδειγμα κατάργηση των ενισχύσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μη αποδοτικά στερεά καύσιμα) [6].

3.4.5. Κανονιστική ρύθμιση δραστηριοτήτων δικτύου

Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς ή διανομής δεν διαθέτουν πάντα κίνητρο ώστε να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις για την εξοικονόμηση, διότι η αυξημένη απόδοση συνεπάγεται μείωση των απωλειών και συνεπώς μείωση των τελών μεταφοράς σε ένα σύστημα ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων, με άλλα λόγια απώλεια χρημάτων για την εταιρεία που πραγματοποιεί την επένδυση. Συνεπώς είναι σημαντικό να υιοθετηθεί ένα σύστημα ρύθμισης βάσει κινήτρων-όπου οι φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς και διανομής θα είναι σε θέση να εισπράττουν ενδεδειγμένο μερίδιο του καθαρού κέρδους στην απόδοση που προκύπτει από τις βελτιώσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση η ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών αρχών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού θα μπορούσε να προτείνει κατευθύνσεις ορθής ρυθμιστικής πρακτικής για τη ρύθμιση των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής και την ενεργειακή απόδοση. Βασική αρχή αυτών των κατευθύνσεων είναι οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής να υφίστανται θετική υποχρέωση πραγματοποίησης όλων των επωφελών για το κόστος επενδύσεων (δηλ. που θα συνεπάγονται καθαρή μείωση στα τιμολόγια), και να τους επιτρέπεται να διατηρούν εύλογο μερίδιο από τα προκύπτοντα καθαρά οφέλη ενώ θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης. Τέλος, οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφοράς θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τις πρακτικές τους σχετικά με τη διαχείριση απωλειών (μέτρα διαφάνειας στην πληροφόρηση και όροι αντιστάθμισης απωλειών κατά την αγορά ενέργειας) στο πρόγραμμα ανάληψης δέσμευσής τους σύμφωνα με την οδηγία 2003/54/EΚ [6], [47].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Σύμφωνα με τη μελέτη SAVE με τίτλο «Completing the Market for the Least-Cost Energy Services» (Ολοκλήρωση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών χαμηλότερου κόστους- Ινστιτούτο Κλιματολογίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Wuppertal, Γερμανία, 2000) οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας φτάνουν έως 2% στη μετάδοση και έως 8% στη διανομή, πράγμα που μας δίνει μια εικόνα για την τάξη μεγέθους του δυναμικού εξοικονόμησης σε αυτό τον τομέα [43].

3.5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3.5.1. Δραστηριότητες για διάδοση της πληροφορίας και επιμόρφωση

Η ενημέρωση των πολιτών αποτελεί τον πρώτο στόχο με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μαζικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης μέσω των Μ.Μ.Ε. σε θέματα περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης στην κατοικία, μέσω, π.χ. αποτελεσματικού φωτισμού και θέρμανσης και ευφυών αποφάσεων αγοράς. Επίσης, μπορούν να αναφερθούν διάφορες πτυχές εκπαίδευσης των πολιτών όπως ιδιαίτερα μαθήματα κατάρτισης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις ενώ με το πρόγραμμα ManagEnergy πραγματοποιήθηκαν επανορθωτικές δράσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η παροχή πληροφοριών στο κοινό γίνεται με κέντρα πληροφοριών, κυβερνητικές υπηρεσίες, ενώσεις συμβούλων, και με τη διανομή διαφόρων φυλλαδίων με τεχνικές οδηγίες. Ακόμα, το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν χρήση της λεγόμενης καθολικής υπηρεσίας, του δικαιώματος, δηλαδή, να εφοδιάζονται με ηλεκτρική ενέργεια δεδομένης ποιότητας, σε εύλογες, διαφανείς και εύκολα συγκρίσιμες τιμές, να αλλάζουν τον προμηθευτή τους με όρους που δεν συνιστούν διάκριση και να ενημερώνονται από τις ηλεκτρικές εταιρείες αναφορικά με τη σύνθεση του μείγματος πηγών ενέργειας της παραγωγής τους [54], [6].

Δεύτερο στόχο αποτελεί η κατάρτιση των εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα. Έτσι, ενημέρωση εμπειρογνωμόνων ενεργειακής απόδοσης και παρόχων υπηρεσιών (π.χ. οι αρχιτέκτονες για τον κτιριακό τομέα, οι εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης κλπ)  μπορεί να ξεκινήσει σε κοινοτικό επίπεδο αρχικά και να εξασφαλίσει την ύπαρξη ενός δικτύου καταρτισμένων εμπειρογνωμόνων. Όσον αφορά την ενημέρωση των βιομηχανικών πελατών αυτή, όπως προαναφέρθηκε είναι εφικτή με τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων, τη λογιστική ενέργειας, την παροχή συμβουλών και τεχνικών οδηγιών από επαγγελματίες στη Διαχείρισης Ενέργειας, την ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ΒREF, βραβεία κλπ. Τέλος, σε όλα τα κράτη μέλη έχουν δημιουργηθεί εθνικές ρυθμιστικές αρχές μετά από το άνοιγμα των ενεργειακών αγορών στον ανταγωνισμό, που ρόλος τους είναι να παρακολουθούν τις αειφόρες τάσεις της ενέργειας στην κοινότητα για συλλογή στοιχείων κι εκτίμηση προβλέψεων και να ενθαρρύνουν έργα συνεργασίας σε ολόκληρο το φάσμα της δια βίου μάθησης [41].

Συγκεκριμένα, πρόσφατα δρομολογήθηκε ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη»που θα υποστηρίξει δραστηριότητες προώθησης των κύριων ενδιαφερόμενων, όπως οι εθνικές κυβερνήσεις, οι περιφέρειες, οι δημοτικές αρχές, οργανισμοί ενέργειας, εταιρείες παραγωγής αλλά και παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, βιομηχανικοί κατασκευαστές, φορείς οικιστικής ανάπτυξης, αγροτική και δασική βιομηχανία, ενώσεις καταναλωτών βιομηχανίας και γεωργίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώσεις εγχώριου και εξωτερικού εμπορίου και ιδρύματα αναπτυξιακής συνεργασίας. Στο μέλλον θα δρομολογηθούν και άλλες πρωτοβουλίες του τύπου αυτού [54].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο (2005/265/ΕΚ) η ετήσια βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις αρχές της δεκαετίας του ’90 που οφειλόταν κυρίως στη συμπεριφορά των καταναλωτών ανερχόταν σε 1,4% ετησίως, το ποσοστό όμως αυτό σήμερα έχει μειωθεί στο 0,5% [6].

3.5.2. Οι Δημόσιες Αρχές δίνουν το παράδειγμα (κρατικές προμήθειες αποτελεσματικής τεχνολογίας, δημόσιες συμβάσεις)

Ένα εμπόδιο στην εξάπλωση τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης είναι ότι η αγορά δεν είναι αρκετά σημαντική ώστε να υπερκαλύπτεται ένα μείζον κόστος ανάπτυξης και παραγωγής μέσω αυξημένου αριθμού πωλήσεων. Η Επιτροπή επιδιώκει εν γένει την προώθηση «πράσινων» δημόσιων συμβάσεων καθώς και την ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών δημόσιων αγορών (σε ομοσπονδιακό ή περιφερειακό/ τοπικό επίπεδο) ώστε στις συμβάσεις να περιλαμβάνονται κριτήρια περιβαλλοντικά και ενεργειακής αποδοτικότητας. Ένα παράδειγμα είναι η αγορά λιγότερο ρυπογόνων και αποδοτικότερων οχημάτων από τις δημόσιες αρχές (κράτη, δημόσιες υπηρεσίες, τοπικές αρχές) που συζητείται στην ομάδα CARS 21. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι δημόσιες αρχές γενικά συνεργάζονται με το πρόγραμμα  EMAS και το κοινοτικό σύστημα εκχώρησης οικο-σήματος, ενώ με την ερμηνευτική ανακοίνωση 2001/274/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραγόντων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε τις κατευθυντήριες γραμμές για δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες στον τομέα των κτιρίων, των μεταφορών και του εξοπλισμού [6], [52], [70].

3.6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.6.1. Θεσμικά μέτρα για την ανάπτυξη αγοράς για οικονομικές υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/739 τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταργήσουν τον παρόντα διαχωρισμό στον προϋπολογισμό του δημοσίου που κάνει διάκριση ανάμεσα σε επενδύσεις για τεχνολογία που χρησιμοποιεί ενέργεια και στον προϋπολογισμό για συντήρηση και λειτουργία αυτής της τεχνολογίας. Ο διαχωρισμός αυτός καθιστά συχνά δυσχερή την ανάπτυξη κινήτρων ώστε οι διαχειριστές να επενδύσουν σε ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία στο δημόσιο τομέα. Η εξάλειψη αυτού του εμποδίου θα απαιτήσει την ύπαρξη αλλαγών στις πρακτικές της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, το παραδοσιακό σύστημα υπολογισμού και σύναψης των δημοσίων συμβάσεων για τις αμοιβές των προμηθευτών τεχνολογίας ενέργειας, των εγκαταστατών, των εργολάβων και των αρχιτεκτόνων αναμένεται να διορθωθεί έτσι ώστε η αμοιβή να εξαρτάται εν μέρει από τις επιδόσεις.

Ακόμα, σύμφωνα με την οδηγία 2003/739/ΕΚ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να πάρουν όλα τα αναγκαία νομικά και διοικητικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρείες λιανικής πώλησης και διανομής ενέργειας παρέχουν ταυτόχρονα ενεργειακές υπηρεσίες (π.χ. να συμφωνούν να θερμαίνουν μια κατοικία σε συμφωνημένη θερμοκρασία, να παρέχουν υπηρεσίες φωτισμού, να καθοδηγούν και να παρέχουν πληροφορίες, να εκδίδουν αναλυτικούς λογαριασμούς κ.α.) ή/ και ενεργειακούς ελέγχους. Σε αυτά τα πλαίσια τα κράτη-μέλη θα ορίσουν συστήματα ειδίκευσης, πιστοποίησης και διαπίστευσης παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, ενώ θα καθορίσουν φορέα ή οργανισμό που θα εποπτεύει τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας, τις υποχρεώσεις παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και θα έχει το καθήκον να παρακολουθεί και να επαληθεύει την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων [41], [42].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Όπως είναι προφανές, η οδηγία 2003/739/ΕΚ και η οδηγία 2006/32/ΕΚ, σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες, αποτελούν τα βασικά νομοθετικά μέτρα για την ανάπτυξη μιας κοινοτικής αγοράς για οικονομικές υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης . Συνεπώς, η εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης που προκύπτει από τις εν λόγω οδηγίες είναι πολύ δύσκολη εάν όχι αδύνατη, αφού δεν έχουν συγκεκριμένο και σαφές πεδίο εφαρμογής, αλλά αφορούν θεωρητικά ολόκληρο τον ενεργειακό κλάδο. Ωστόσο, με βάση το μοντέλο εκτίμησης MURE, την Πράσινη Βίβλο (2005/265/ΕΚ) και τη μελέτη SAVE με τίτλο «Completing the Market for the Least-Cost Energy Services» (Ολοκλήρωση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών χαμηλότερου κόστους- Ινστιτούτο Κλιματολογίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Wuppertal, Γερμανία, 2000), φαίνεται ρεαλιστικό ένα δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2010 για το βιομηχανικό τομέα ίσο με 17% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης. Το αντίστοιχο δυναμικό για τον οικιακό και τριτογενή τομέα ανέρχεται στο 22%, ενώ για τις μεταφορές στο 14% χωρίς τις διατροπικές μεταφορές [6], [43].

Η συνολική ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά προσέγγιση 20% (μελέτες σε πραγματικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας εκτιμούν αυτό το ποσοστό σε 15-35%) υψηλότερη από αυτή που μπορεί να αιτιολογηθεί με καθαρά οικονομικούς όρους. Εκτιμήσεις της προαναφερθείσας μελέτης στο πλαίσιο του SAVE καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και διαχείρισης της ζήτησης μπορούν εύκολα να υλοποιήσουν τα τρία τέταρτα (περίπου 15% της κατανάλωσης) από το υπάρχον δυναμικό εξοικονόμησης με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια. Μάλιστα, διάφορα προγράμματα σε χώρες εντός κι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι 0,5-1% των εξοικονομήσεων αυτών είναι εφικτά μόνο στον ηλεκτρικό τομέα. Είναι, επομένως, εφικτή μια μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά το 1/5 χωρίς επιπλέον κόστος και χωρίς αλλαγή του βιοτικού επιπέδου, καθώς η αξία της εξοικονομούμενης ενέργειας είναι επαρκής για την αποπληρωμή του κόστους επένδυσης και την κάλυψη των τόκων σε λογικό χρονικό διάστημα. Επιπλέον, αν συμπεριληφθούν κι οι εξωτερικότητες από την εξοικονόμηση ενέργειας, τότε τα οφέλη που προκύπτουν είναι ακόμη μεγαλύτερα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα η εξοικονόμηση του 1/5 της καταναλισκόμενης ενέργειας θα σήμαινε πρακτικά παραπάνω από 8400PJ/ έτος ή 200 εκατ. ΤΙΠ/ έτος (με όρους πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης) [6], [43].

3.6.2. Κατάστρωση εθνικού σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση

Με την οδηγία 2003/739/ΕΚ όλα τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν γενικούς εθνικούς στόχους που θα συνίστανται στην ετήσια συσσωρευμένη εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 1% της μέσης κατανάλωσης κατά την πενταετία 1999-2003 για μια σταθερή περίοδο έξι ετών. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να εκφράζεται σαν ποσοστό της ενέργειας που εξοικονομείται ως αποτέλεσμα μέτρων ενεργειακής απόδοσης, ανεξαρτήτως δηλαδή από τη συνολική εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας, που εξαρτάται από οικονομικές και διαρθρωτικές εξελίξεις, και πρέπει να είναι επαληθεύσιμη και άμεσα μετρήσιμη.

Επιπλέον, με την ίδια οδηγία και στα πλαίσια της «παραδειγματικής ηγεσίας» τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν αντίστοιχο στόχο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για το δημόσιο τομέα 1,5% ανά έτος που θα προέρχεται από την εφαρμογή ενεργειακών υπηρεσιών, προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης και άλλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα. Ο πιο φιλόδοξος στόχος εξοικονομήσεων στο δημόσιο τομέα οφείλεται στο πολύ μεγαλύτερης κλίμακας δυναμικό εξοικονομήσεων, καθώς και στις κατευθυντήριες γραμμές και στους μεγάλους οργανισμούς κρατικών προμηθειών σε πολλά κράτη μέλη [6], [41].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Αν ο στόχος για υποχρεωτικό ετήσιο περιορισμό 1% στην κατανάλωση ενέργειας από τα κράτη-μέλη επιτευχθεί, θα σημαίνει ότι τα ¾ των δυνατών εξοικονομήσεων μέχρι το 2010 έχουν επιτευχθεί. Με βάση τη μελέτη SAVE με τίτλο «Completing the Market for the Least-Cost Energy Services» (Ολοκλήρωση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών χαμηλότερου κόστους- Ινστιτούτο Κλιματολογίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Wuppertal, Γερμανία, 2000), θα έχουν εξοικονομηθεί 100 εκατ. ΤΙΠ. Ακόμα, η επίτευξη του στόχου για περιορισμό της κατανάλωσης κατά 1% για δέκα συναπτά έτη θα σήμαινε με βάση την ίδια μελέτη ένα οικονομικό κέρδος 10 δις € και μια μείωση στις εκπομπές  κατά 230 εκατ. Τόνους [43]. Ακόμα, σε ό,τι αφορά το στόχο για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα κατά 1,5% ανά έτος, μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος SAVE εκτιμά ότι για επενδύσεις κόστους 80 εκατ. € μπορούν να επιτευχθούν εξοικονομήσεις αξίας 9-13 δις € [71]. Εξάλλου, όπως αναφέρεται και στην Πράσινη Βίβλο (2005/265/ΕΚ), το δημόσιο καταναλώνει περίπου 10% του συνόλου ενέργειας σε εθνικό επίπεδο [6].

3.6.3. Λευκά Πιστοποιητικά

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το επόμενο βήμα για την αγορακεντρική προσέγγιση στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης είναι το σύστημα των λευκών πιστοποιητικών. Πρόκειται για ένα σύστημα που έχει ήδη υλοποιηθεί στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να εφαρμοστεί στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Πρόκειται για ένα σύστημα όπου οι προμηθευτές ή οι διανομείς είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης υπέρ των τελικών χρηστών. Στα πιστοποιητικά αυτά επιβεβαιώνονται οι εξοικονομούμενες ποσότητες, τόσο σε αξία όσο και σε διάρκεια της ενέργειας, ενώ είναι δυνατή η ανταλλαγή και η εμπορία τους. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν στη συνέχεια να συμβάλλουν το κατανεμημένο βάσει των πιστοποιητικών μερίδιό τους, μπορεί να απαιτηθεί από αυτά να καταβάλουν πρόστιμα που ενδέχεται να υπερβαίνουν την εκτιμώμενη αγοραία αξία. Η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για το ενδεχόμενο δημιουργίας προγράμματος κοινοτικής κλίμακας για λευκά πιστοποιητικά, ώστε μεταξύ των κρατών μελών να υπάρξει πραγματικό εμπόριο ενεργειακής απόδοσης, ενώ αναμένεται να αναπτυχθεί και σύστημα μετρήσεων για αυτό το σκοπό [6].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Από εργασίες μοντελοποίησης στο πλαίσιο του έργου SAVE, προέκυψε ότι η καθιέρωση λευκών πιστοποιητικών σε κοινοτικό επίπεδο είναι δυνατό να επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15% με μηδενικές δαπάνες και 35% αν συμπεριλαμβάνονται οι διάφορες εξωτερικότητες από τις εξοικονομήσεις ενέργειας [72].

3.6.4. Ενεργειακή απόδοση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες εξοικονομήσεων που μπορούν να επιτευχθούν με ευρύτερη αποκέντρωση της ενεργειακής διαχείρισης και αυξημένη συνειδητοποίηση του κοινού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη συμμετοχή εκλεγμένων αντιπροσώπων, μαζί με άλλους τοπικούς εταίρους, υποστηρίζοντας τη συγκρότηση υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης στις περιφέρειες, τα νησιά και τις πόλεις μέσω, μεταξύ άλλων, του προγράμματος SAVE. Οι υπηρεσίες αυτές θα αναλάβουν αυξημένες αρμοδιότητες όπως την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων των κοινοτικών μελετών και των μελετών των κρατών μελών, των πιλοτικών δράσεων και προγραμμάτων. Εγκαθίστανται επίσης δίκτυα των οποίων ρόλος είναι η προώθηση υπερεθνικής συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Μεταξύ αυτών αναφέρονται το OPET's, FEDARENE, ENERGIE-CITES και το ISLENET [52].

3.6.5. Δράσεις σε διεθνές επίπεδο

Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί ήδη μέρος των δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας της Ε.Ε. με τους εταίρους της συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών εταίρων (όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες), χωρών που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (όπως η Ρωσία), καθώς και αναπτυσσόμενων χωρών (όπως η Κίνα και η Ινδία). Παραμένει, ωστόσο, ευρύτατο πεδίο εφαρμογής για στενότερη και σθεναρή συνεργασία σε θέματα ενεργειακής απόδοσης με την πλειονότητα των χωρών. Οι κυριότεροι λόγοι για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα ενεργειακής απόδοσης έχουν να κάνουν με την επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο, με τα γεωπολιτικά και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στο εν λόγω πεδίο.

Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με τους βιομηχανικούς εταίρους της ιδίως τις χώρες του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) για την κατάρτιση προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται κι η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Η.Π.Α. για το συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού, ενώ είναι κοινή η αντίληψη ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης παγκοσμίως. Μάλιστα, οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη έκθεση της εθνικής επιτροπής των ΗΠΑ για την ενεργειακή πολιτική (“Ending the Energy Stalemate: A Bipartisan Strategy to Meet America’s Energy Challenges”) θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολύ καλή αφετηρία για τον ανανεωμένο διάλογο Ε.Ε.-Η.Π.Α. Μάλιστα, με έγγραφο της η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την τιμολογιακή διαπραγμάτευση των πλεονεκτημάτων για τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας.

Η ενεργειακή απόδοση αναμένεται να ενταχθεί ακόμα και στην πολιτική γειτονίας της Ε.Ε. με άλλες χώρες, πράγμα που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Επιτροπή διαπραγματεύεται επί του παρόντος συνθήκη για την καθιέρωση ενεργειακής κοινότητας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ έχει επίσης αναλάβει δράσεις συνεργασίας στις περιοχές της Κασπίας και της Μεσογείου. Το δυναμικό των χωρών αυτών είναι πολύ σημαντικό και ανεκμετάλλευτο και η αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, η ενεργειακή απόδοση αναμένεται να προωθηθεί και στην ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία αποκτά συνείδηση της ανάγκης να βελτιώσει την ενεργειακή της απόδοση.

Όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες το 2002 στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ ορίστηκε το πλαίσιο συνεργασίας της Ε.Ε. με αυτές τις χώρες σε θέματα ενεργειακής απόδοσης. Το δυναμικό αυτών των χωρών με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι πολύ μεγάλο και συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να δώσει περισσότερη προσοχή στη συνεργασία με τις εν λόγω χώρες μέσω δράσεων που θα υποστηρίζουν δημιουργία ικανοτήτων, ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη πολιτικών, καθώς και ανάπτυξη και εγκατάσταση αποτελεσματικών εφαρμογών και τεχνολογιών τελικού χρήστη. Τέλος, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την αξιολόγηση αποδοτικών έργων που εφαρμόζονται στις χώρες αυτές μέσω μηχανισμών κλιματικής αλλαγής, όπως ο CDM (μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης). Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα COOPENER στα πλαίσια του «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη» έχει προϋπολογισμό 17.6 εκατομμύρια € για αυτό ακριβώς το σκοπό.

Τα κράτη μέλη θα παρακινήσουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ενταχθεί η ενεργειακή απόδοση και σε μείζονα επενδυτικά έργα αλλά και να εγκύψουν περισσότερο στα μελλοντικά εγχειρήματα τους για χρηματοδοτική και τεχνική αρωγή σε τρίτες χώρες. Θα πρέπει να αναπτυχθούν παγκόσμια μέσα δανεισμού ενώ υπάρχει ανάγκη και για μεγαλύτερο δανεισμό μέσω μεσαζόντων, π.χ. εθνικών οργανισμών.

Ακόμα, έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από δράσεις για τις χώρες που πρόκειται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα εναρμονισμένα πρότυπα αποδόσεων για πολλά αγαθά και υπηρεσίες, η εκπόνηση νέων ενεργειακών δεικτών κι η τυποποίηση στοιχείων. Η έγκαιρη συνεργασία μέσω Κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το Έκτο κι Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το SAVE και το Synergy θα τις βοηθήσει να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους, να διαδώσουν την πληροφορία και την τεχνολογία ενώ υπάρχει και το πρωτόκολλο για το Χάρτη Ενέργειας σε θέματα ενεργειακής απόδοσης που θα διευκολύνει τη διαδικασία προσχώρησης. Τέλος, αναμένονται πρωτοβουλίες για από κοινού δράσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας αλλά και διεθνούς απελευθέρωσης των αγορών για την ευρύτερη διάδοση των τεχνολογιών σε όλο τον κόσμο [6], [52], [54].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγωγή

Στο Παράρτημα III δίνονται σε μορφή πίνακα και ανά τομέα τα κυριότερα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα με μια ποιοτική εκτίμηση του δυναμικού τους. Η ποιοτική εκτίμηση έχει γίνει με το χαρακτηρισμό του δυναμικού κάθε μέτρου ως “χαμηλό”, “μεσαίο”, “υψηλό” και “άγνωστο”. Ο χαρακτηρισμός “χαμηλό” αφορά μέτρα που το δυναμικό εξοικονόμησης τους δεν ξεπερνά το 0,1% της ενεργειακής κατανάλωσης (ή τις παρεπόμενες εκπομπές ), ο χαρακτηρισμός “μεσαίο” μέτρα με δυναμικό εξοικονόμησης από 0,1% έως 0,5% της ενεργειακής κατανάλωσης και ο χαρακτηρισμός “υψηλό” μέτρα με δυναμικό εξοικονόμησης μεγαλύτερο από 0,5% της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι ποιοτικές εκτιμήσεις των περισσότερων από τα μέτρα έγιναν με βάση το μοντέλο εκτίμησης MURE.

4.1.    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

4.1.1. Γενικά περί κτιριακών εγκαταστάσεων

4.1.1.1. Πρότυπα για τη θερμομόνωση των νέων κτιρίων (οικιακός και τριτογενής τομέας)

Σύμφωνα με αυτό το μέτρο είναι υποχρεωτική μια ολοκληρωμένη μελέτη και εγκατάσταση για τη θερμική μόνωση των νέων κτιρίων στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα. Το μέτρο για τη θερμική μόνωση των νέων κτιρίων μπήκε σε ισχύ από το 1979 με το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 1-6/4- 7/04.07.79. Ακόμα, σύμφωνα με αυτό το μέτρο η Ελλάδα διαιρέθηκε σε τρεις γεωγραφικές περιφέρειες και για κάθε μία από αυτές ορίστηκαν μέγιστοι επιτρεπόμενοι συντελεστές μεταφοράς θερμότητας στα κτίρια. Οι τοπικές αρχές αστικού σχεδιασμού θα είναι αυτές που θα παρακολουθούν την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου σε όλα τα κτίρια του οικιακού και τριτογενούς τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, το μέτρο αυτό καλύπτει

- κανόνες που περιγράφουν τη μεθοδολογία για τις μελέτες θερμομόνωσης και τεχνικές οδηγίες για την εφαρμογή της

- κανόνες που ορίζουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια για τους συντελεστές μεταφοράς θερμότητας παίρνοντας υπόψη τις εκάστοτε γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας

- κανόνες που ορίζουν τη διαδικασία παρακολούθησης κι εφαρμογής του μέτρου [74]

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Η οδηγία αυτή, με βάση το δεδομένο ότι το 2005 το 30% των κτιρίων του οικιακού τομέα (35% του τριτογενούς), ήταν σε συμμόρφωση με το συγκεκριμένο μέτρο, υπολογίζεται ότι θα έχει ρεαλιστικά ένα ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας γύρω στο 10-15%. Με όρους τελικής κατανάλωσης ενέργειας το ποσοστό αυτό είναι 3-4,5% στον οικιακό τομέα και 3,2-4,7% στον τριτογενή τομέα. Όσον αφορά τα κτίρια του οικιακού τομέα, σύμφωνα με το Ελληνικό Σχέδιο για την Αλλαγή του Κλίματος, η θερμομόνωση των στεγών στο 6% των νοικοκυριών με κεντρική θέρμανση και χωρίς θερμομόνωση, αλλά κι η θερμομόνωση των στεγών στο 16% των νοικοκυριών χωρίς κεντρική θέρμανση και χωρίς θερμομόνωση, θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 30ΚΤΙΠ (1256 TJ) και τη μείωση εκπομπών  κατά 95 χιλιάδες τόνους μέχρι το 2010. Στα κτίρια του τριτογενούς τομέα, το δυναμικό εξοικονόμησης είναι 20-50%, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου (γραφεία, εμπορικά κτίρια κλπ). Η εγκατάσταση διπλών υαλοπινάκων και θερμομόνωσης στο 5% των εμπορικών κτιρίων και το 9% των δημοσίων κτιρίων θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 2ΚΤΙΠ και τη μείωση εκπομπών  κατά 11 χιλιάδες τόνους μέχρι το 2010 [8].

4.1.1.2. Ρύθμιση της μέγιστης εσωτερικής θερμοκρασίας στους 18°C

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 16/08.02.79 επέβαλε ένα θερμικό όριο 18°C στην εσωτερική θερμοκρασία όλων των κατοικήσιμων και δημόσιων κτιρίων με αυτόνομα ή κεντρικά συστήματα θέρμανσης. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται με την εγκατάσταση ειδικά προσαρμοσμένων θερμοστατών για την κεντρική θέρμανση [75].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Θεωρητικά, η ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας έχει ένα σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης (5%-7% εξοικονόμηση υγρών καυσίμων για κάθε °C) στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι αναποτελεσματικό καθώς δεν προσδιορίζονται σαφείς οδηγίες για την παρακολούθηση του. Συνεπώς, η ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πόσο συνειδητοποιημένοι στο ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας είναι οι τελικοί χρήστες κι οι τεχνικοί συντήρησης [8].

4.1.1.3. Κατανομή των δαπανών θέρμανσης σε κτίρια με πολλούς κατοίκους

Το Προεδρικό Διάταγμα της 27/9/1985 έθεσε ένα νέο κανονισμό για την κατανομή των δαπανών θέρμανσης σε κτίρια με πολλούς κατοίκους. Αυτός ο κανονισμός παρέχει οδηγίες και μεθόδους υπολογισμού για την κατανομή των δαπανών θέρμανσης χώρου (π.χ. κόστος καυσίμων), εκτός από τις δαπάνες επιθεώρησης και συντήρησης των καυστήρων και των σωλήνων. Η κατανομή των δαπανών θέρμανσης για τα παλιότερα κτίρια του οικιακού τομέα με σύστημα θέρμανσης με δύο σωλήνες βασίζεται στις θερμικές απώλειες και τον όγκο του διαμερίσματος. Επιπλέον, ο κανονισμός εισάγει μεθόδους χρέωσης και οδηγίες για τα νέα νοικοκυριά με σύστημα θέρμανσης με ένα σωλήνα (π.χ. αυτόνομη θέρμανση), που είναι και το πιο συνηθισμένο σύστημα από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Η κατανομή των δαπανών θέρμανσης σε κτίρια με αυτόνομη θέρμανση γίνεται με τη μέτρηση της πραγματικής κατανάλωσης καυσίμου για κάθε νοικοκυριό με ξεχωριστά θερμιδόμετρα. Ωστόσο, εξαιτίας του υψηλού κόστους και της αμφίβολης ακρίβειας των θερμιδόμετρων, το Προεδρικό Διάταγμα τροποποιήθηκε εισάγοντας μια εναλλακτική μέθοδο για την κατανομή των δαπανών θέρμανσης. Στη μέθοδο αυτή μετρώνται με χρονόμετρα οι ώρες που θερμαίνεται κάθε νοικοκυριό. Συνεπώς, στις περισσότερες περιπτώσεις οι δαπάνες για τη θέρμανση των νοικοκυριών με αυτόνομη θέρμανση υπολογίζονται σα συνάρτηση του χρόνου θέρμανσης, ενώ οι θερμικές απώλειες και το μέγεθος των διαμερισμάτων έχουν προκαθορισθεί [8], [76].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Το πραγματικό δυναμικό εξοικονόμησης αυτού του μέτρου είναι δύσκολο να μετρηθεί. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 45% των νοικοκυριών έχουν αυτόνομη θέρμανση, ενώ το υπόλοιπο 55% κεντρική θέρμανση. Η ακριβέστερη και δικαιότερη κατανομή των δαπανών θέρμανσης θα ωθήσει περισσότερους τελικούς χρήστες σε πιο σώφρονες από ενεργειακής άποψης  συμπεριφορές, ιδιαίτερα στα νοικοκυριά με αυτόνομη θέρμανση. Αντιθέτως, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης (με θερμοστάτες εντός του νοικοκυριού) σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου την περασμένη δεκαετία και τις βελτιώσεις στον οικιακό προϋπολογισμό, οδήγησε σε εκτεταμένη χρήση του πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης [8].

4.1.1.4. Κωδικοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας για τα κτίρια

Η εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 21475/4707/1998 για την δημιουργία ενός κώδικα ενεργειακής αποδοτικότητας για τα κτίρια και τη μείωση των εκπομπών  με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων καθυστέρησε εξαιτίας επανειλημμένων αναθεωρήσεων των δομικών διαδικασιών και των τεχνικών προτύπων. Ο κώδικας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων τέθηκε τελικά σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2006 με ένα νέο νόμο. Αυτός ο νόμος διαμορφώνει το πλαίσιο για την αναθεώρηση παλιότερων μέτρων και για την εισαγωγή νέων μέτρων και διαδικασιών σχετικά με την ενεργειακή συντήρηση των κτιρίων ειδικά σε θέματα όπως:

- Η ενεργειακή πιστοποίηση των νέων και υφιστάμενων κτιρίων

- Οι ενεργειακοί έλεγχοι στα νέα και υφιστάμενα κτίρια

- Η τακτική επιθεώρηση στα συστήματα κεντρικής και αυτόνομης θέρμανσης

- Η ενεργειακή διαχείριση

- Η καθιέρωση ελάχιστων προτύπων ενεργειακής αποδοτικότητας για τα νέα κτίρια

- Η θερμομόνωση των νέων κτιρίων κι ιδιαίτερα η καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής μελέτης για τις θερμικές απαιτήσεις (θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό κι ίσως και φωτισμός) των νέων κτιρίων (συμβιβάζοντας τη θερμική μόνωση με τα βιοκλιματικά και τα συστήματα παθητικής/ ενεργητικής θέρμανσης)

Για την εφαρμογή αυτών των μέτρων ήταν απαραίτητο να διαμορφωθούν νέοι κανονισμοί και προδιαγραφές σχετικά με την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων, τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και νέες μέθοδοι υπολογισμού για τις ενεργειακές μελέτες των κτιρίων. Το ελληνικό έργο SAVE για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων κι ένα επιπρόσθετο έργο, πλήρως χρηματοδοτούμενα από την ελληνική κυβέρνηση συνέβαλαν στην επίτευξη των παραπάνω. Η παρακολούθηση για τη σωστή εφαρμογή του παραπάνω μέτρου εξασφαλίζεται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11038/99 [77].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Ο αρχικός στόχος εξοικονόμησης από αυτό το μέτρο έχει τεθεί στο 20-25% της καταναλισκόμενης ενέργειας των υφιστάμενων και νέων κτιρίων του τριτογενούς τομέα. Θεωρητικά και πρακτικά ο στόχος αυτός είναι εφικτός με την προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής και της στενής παρακολούθησης του μέτρου. Εξάλλου, η καθυστέρηση στην εφαρμογή αυτού του μέτρου δεν δίνει τη δυνατότητα εμπεριστατωμένης εκτίμησης του δυναμικού του. Με βάση τις σημερινές συνθήκες, ο αντίκτυπος από την εφαρμογή αυτού του μέτρου θεωρείται ασήμαντος, αλλά αναμένεται να γίνει σημαντικότερος με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Το έργο SAVE εκτιμά ότι τα οφέλη από τη δεκαετή εφαρμογή του σχεδίου για την ενεργειακή πιστοποίηση των δημοσίων κτιρίων του τριτογενούς τομέα θα είναι η εξοικονόμηση 141,6ΚΤΙΠ (5920 TJ) κι η μείωση εκπομπών  κατά 530 χιλιάδες τόνους μέχρι το 2012 [8].

4.1.1.5. Διαδικασίες ενεργειακών ελέγχων, απαιτήσεις και οδηγίες

Οι διαδικασίες, οι απαιτήσεις και οι οδηγίες για τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων στα κτίρια του τριτογενούς τομέα περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11038/99. Οι ενεργειακοί έλεγχοι σε ποσοστό 60% του κόστους τους χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ενέργεια, προκειμένου να υποστηριχθούν οι μελέτες για τις προτεινόμενες επενδύσεις στο αρχικό στάδιο. Η υπουργική απόφαση δεν παρέχει από μόνη της επιχορηγήσεις, ωστόσο, οι κανονισμοί για τους ενεργειακούς έλεγχους δρουν σε συνεργασία με τα οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ, όπως επίσης και με τους νέους κανονισμούς ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, όπου οι ενεργειακοί έλεγχοι καθίστανται υποχρεωτικοί. Πέρα από την απόφαση 11038/99, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), συντονίζει ένα πρόγραμμα ενεργειακών ελέγχων στον τριτογενή τομέα. Το πρόγραμμα παρέχει κονδύλια και τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από το 1997 το ΚΑΠΕ έχει διεξάγει 50 αναλυτικές ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια του τριτογενούς τομέα (15 σε ξενοδοχεία, 10 σε νοσοκομεία και 25 σε δημόσια κτίρια). Το πρόγραμμα για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στα δημόσια κτίρια τέθηκε σε ισχύ από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης [78].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Μέχρι σήμερα οι ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια δεν διεξάγονταν τακτικά, ενώ όσες τμηματικές επιθεωρήσεις διεξήχθησαν έγιναν στο πλαίσιο των κινήτρων για επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ. Αυτές οι επιθεωρήσεις είχαν, βασικά, ως σκοπό να επιβεβαιώσουν τη σωστή λειτουργία των επενδύσεων, παρά μια αναλυτική περιγραφή της κατάστασης και την υποβολή προτάσεων επενδύσεων [8].

4.1.2. Μέτρα για τις οικιακές συσκευές

Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις για την επισήμανση με ετικέτες της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και του γραφειακού εξοπλισμού φαίνεται στον πίνακα παρακάτω:

Πίνακας 4.1.: Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας των οικιακών συσκευών στην Ελλάδα

| Κοινοτική Οδηγία | Ελληνική Νομοθεσία | Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως | Θέμα | Ημερομηνία Εφαρμογής |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92/75/ΕΚ | Π.Δ. 180/1994 | Α 114/1994 | Γενικό Πλαίσιο για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών | --- |
| 1994/2/ΕΚ τροποποιήθηκε με την 2003/66/ΕΚ | ΥΑ Δ6/Φ1/26810/8.12.94 τροποποιήθηκε με την ΥΑ/Δ6/Β/12915/21.7.04 | Β 943/1994 τροποποιήθηκε με την Β1144/2004 | Επισήμανση των οικιακών ψυγείων, των καταψυκτών και των συνδυασμών τους | 1/1/1994 1/1/2005 |
| 1995/12/ΕΚ τροποποιήθηκε με την 1996/89/ΕΚ | ΥΑ Δ6/Β/3971/2.4.96 Τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ6/Β/7312/23.4.97 | Β 234/1996 τροποποιήθηκε με την Β 386/1997 | Επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων ρούχων | 1/10/1996 1/8/1997 |
| 1995/13/ΕΚ | ΥΑ Δ6/Β/3972/2.4.96 | Β 247/1996 | Επισήμανση των οικιακών στεγνωτήρων ρούχων | 1/10/1996 |
| 1996/60/ΕΚ | ΥΑ Δ6/Β/9142/23.4.97 | Β 386/1997 | Επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων- στεγνωτήρων ρούχων | 1/2/1998 |
| 1997/17/ΕΚ | ΥΑ Δ6/Β/10200/29.5.98 | Β 591/1998 | Επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων πιάτων | 1/1/1999 |
| 1998/11/ΕΚ | ΥΑ Δ6/Β/13897/15.9.99 | Β 1792/1999 | Επισήμανση των οικιακών λαμπτήρων | 1/1/2002 |
| 2002/31/ΕΚ | ΥΑ Δ6/Β/3155/24.2.03 | Β 266/2003 | Επισήμανση των οικιακών κλιματιστικών | 1/1/2004 |
| 2002/40/ΕΚ | ΥΑ Δ6/Β/3160/24.2.03 | Β 267/2003 | Επισήμανση των οικιακών ηλεκτρικών φούρνων | 1/7/2003 |
| Κανονισμός 2422/2001 & Απόφαση 2003/168/ΕΚ | - | - | Εθελοντικό Πρόγραμμα “Energy Star” για την επισήμανση του ηλεκτρικού γραφειακού εξοπλισμού | 12/2001 |
| Κανονισμός 1980/2000 | - | - | Οικο-σήμα για τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές | 9/2000 |

Πηγή: http://www.isis-it.com/mure/

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Σύμφωνα με το Ελληνικό Σχέδιο για την Αλλαγή του Κλίματος, η διείσδυση ενεργειακά αποδοτικών οικιακών συσκευών μέχρι το 2010 θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (171,2 ΚΤΙΠ-7159TJ) και μειώσεις εκπομπών  (1874 χιλιάδες τόνους) [8].

4.1.3. Καυστήρες-Λέβητες, Θέρμανση νερού

4.1.3.1. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων

Το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 38/91 θέτει τα πρότυπα για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την επισκευή των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας No. 2411/86 (Συστήματα για τη διανομή κρύου και ζεστού νερού σε κτίρια και οικόπεδα) και No. 2412/86 ( Αποχετευτικά συστήματα σε κτίρια και οικόπεδα). Το μέτρο αυτό εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των θερμοϋδραυλικών συστημάτων με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα. Το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 38/91 ισχύει για τους ακόλουθους τύπους συστημάτων, που ομαδοποιούνται στις παρακάτω ομάδες:

- Η πρώτη ομάδα (θερμοϋδραυλικών συστημάτων) περιλαμβάνει:

  - Συστήματα για τη διανομή κρύου και ζεστού νερού σε κτίρια και οικόπεδα

  - Συστήματα αποχέτευσης λυμάτων και βρόχινου νερού

  - Συστήματα για τη θέρμανση κτιρίων με τη χρήση νερού

  - Μόνιμα συστήματα πυρασφάλειας για κτίρια με τη χρήση νερού

- Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει:

- Κλιματιστικά συστήματα σε κτίρια που χρησιμοποιούν νερό

- Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει:

- Συστήματα για την παραγωγή και διανομή ατμού

- Συστήματα για τη διανομή και χρήση αερίων καυσίμων

- Συστήματα για την αποθήκευση, διανομή και χρήση φαρμακευτικών αερίων [80]

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Στον οικιακό τομέα το μέτρο έχει αποτέλεσμα κυρίως στη θερμική μόνωση εξωτερικών σωλήνων για τη διανομή ζεστού νερού για θέρμανση χώρων και ζεστού νερού από ηλιακούς θερμοσίφωνες και λέβητες πετρελαίου. Θεωρητικά, το δυναμικό εξοικονόμησης από τη μόνωση εξωτερικών σωλήνων είναι περίπου 5-10% της αντίστοιχης, καταναλισκόμενης ενέργειας. Το δυναμικό αυτό, βεβαίως, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά του σωλήνα την εγκατάσταση και τη σωστή συντήρηση του. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των νοικοκυριών στα οποία το μέτρο είναι εφαρμόσιμο και το επίπεδο της σωστής εφαρμογής του, το συνολικό δυναμικό εξοικονόμησης εκτιμάται από 1,4% έως 2,8% της συνολικής, τελικής καταναλισκόμενης ενέργειας των νοικοκυριών [8].

4.1.3.2. Πρότυπα επιθεώρησης για λέβητες κεντρικής θέρμανσης

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΑ 10315/24.5.93 καθιερώνει την τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης. Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν τη θερμοκρασία του εκλυόμενου ατμού, τις εκπομπές καπνών και , καθώς επίσης και την ενεργειακή αποδοτικότητα των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για τη θέρμανση χώρων και ζεστού νερού. Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν καλύπτει τις επιθεωρήσεις και τη συντήρηση των σωλήνων διανομής για τη θέρμανση νερού και χώρων. Οι ακόλουθες κατηγορίες συστημάτων κεντρικής θέρμανσης υπόκεινται σε υποχρεωτική συντήρηση και κανονισμούς:

- Α) Οι λέβητες για την κεντρική θέρμανση σε κτίρια (σπίτια, γραφεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία κλπ)

- Β) Οι λέβητες για τη θέρμανση χώρων σε βιομηχανικές περιοχές

- Γ) Οι λέβητες για τη θέρμανση νερού ή την παραγωγή ατμού σε κτίρια

Τα μέτρα που απαιτούνται για να ελεγχθεί η συμβατότητα των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με τα κριτήρια που περιγράφονται στην εν λόγω υπουργική απόφαση με τη μορφή πίνακα, πρέπει να εφαρμόζονται από αναγνωρισμένους τεχνικούς σύμφωνα με τα πρότυπα 525-1, 234 και 897 του Ελληνικού Οργανισμού Προτύπων [79].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Η σωστή επιθεώρηση και συντήρηση των περισσότερων λεβήτων κεντρικής θέρμανσης θα μπορούσε να επιφέρει μια μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 10%. Θεωρώντας τον αριθμό των νοικοκυριών με κεντρική θέρμανση στην Ελλάδα, την ηλικία και την τεχνολογία των λέβητων-καυστήρων και τη συμπεριφορά των τελικών χρηστών και των συντηρητών η συνολική εξοικονόμηση από την εφαρμογή αυτού του μέτρου στον οικιακό τομέα εκτιμάται στο 3,5 με 4%. Στο Ελληνικό Σχέδιο για την Αλλαγή του Κλίματος αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας από τη σωστή συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης μέχρι το 2010 μπορεί να φτάσει τα 41,06ΚΤΙΠ (1717 TJ) μέχρι το 2010 και οι μειώσεις εκπομπών  τους 130 χιλιάδες τόνους [8].

4.1.3.3.  Πρότυπα απόδοσης για τους νέους λέβητες

Η εφαρμογή της οδηγίας 92/42/ΕΚ, έγινε με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 335/93. Το Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται στις απαιτήσεις απόδοσης των νέων λεβήτων κεντρικής θέρμανσης υγρών ή αερίων καυσίμων με ονομαστική εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 4 kW και μικρότερη των 400 kW. Ορισμένα άρθρα του Π.Δ. 335/93 αναθεωρήθηκαν με το Π.Δ. 59/95 με σκοπό να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με την ετικέτα “CE” των νέων λεβήτων ζεστού νερού. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο πιστοποιημένα εργαστήρια για τον έλεγχο των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης. Το πρώτο είναι το εργαστήριο παραγωγής ατμού και θερμικών εργοστασίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας που λειτουργεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-45000 κι έχει αναγνωριστεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Προτύπων. Το δεύτερο είναι το εργαστήριο λεβήτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που λειτουργεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-17025 κι έχει πιστοποιηθεί επίσης από τον Ελληνικό Οργανισμό Προτύπων [81].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μέχρι το 2001, το 45,7% των συνολικών λεβήτων στην Ελλάδα ήταν συμβατά με την οδηγία 92/42/ΕΚ. Η απόδοση των νέων λεβήτων ζεστού νερού στην Ελλάδα μετά από την εφαρμογή της οδηγίας 92/42/ΕΚ είναι μεταξύ 88% και 93% (σχέδιο MEEPH-SAVE 2002). Εκτιμάται επίσης ότι ο τριτογενής τομέας κατέχει σχεδόν το 10% της εγκατεστημένης ισχύος των μη-βιομηχανικών λεβήτων (ο οικιακός το υπόλοιπο 90%) κι ότι η μέση απόδοση των παλαιών λεβήτων ζεστού νερού (πριν από την οδηγία 92/42/ΕΚ) είναι περίπου 85%. Συμπερασματικά, το συνολικό ποσό εξοικονόμησης από την εφαρμογή αυτού του μέτρου στον τριτογενή τομέα υπολογίζεται περίπου στο 2%. Το Ελληνικό Σχέδιο για την Αλλαγή του Κλίματος υπολογίζει το δυναμικό εξοικονόμησης από την αντικατάσταση των παλιών λεβήτων με νέους στον τριτογενή τομέα (ή το δυναμικό από την αντικατάσταση του 5% των παλιών λεβήτων με νέους στον οικιακό τομέα) στα 19ΚΤΙΠ μέχρι το 2010 και τις αντίστοιχες μειώσεις εκπομπών  στους 61 χιλιάδες τόνους [8].

4.1.3.4. Πρότυπα επιθεώρησης για τους βιομηχανικούς λέβητες

Η Υπουργική Απόφαση 41385/85:

- Καθορίζει όρια ποιότητας για τις καπνοδόχους των βιομηχανικών λεβήτων (ο δείκτης μαυρίσματος δεν πρέπει υπό φυσιολογικές συνθήκες να υπερβεί την τιμή 4 της κλίμακας Bacharach. Ορίζονται επίσης όρια για το  και το  στις καπνοδόχους.)

- Απαιτεί την εγκατάσταση μετρητικών συσκευών για την παρακολούθηση της ποιότητας των καμινάδων και των θερμοκρασιών τους.

- Απαιτεί από τις βιομηχανίες να κρατούν αρχεία από τις μετρήσεις σχετικά με τα ποιοτικά όρια των καμινάδων

- Απαιτεί καθαρισμό των σωλήνων εξαγωγής των αερίων μια φορά το μήνα και της καμινάδας τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου είναι αρμοδιότητα του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που διεξάγει ελέγχους εκπομπών και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμβατότητας [82].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Αρχικά, η Υπουργική Απόφαση για την επιθεώρηση των βιομηχανικών λεβήτων εισήχθη σαν περιβαλλοντικό μέτρο, αλλά με την εφαρμογή του έγινε φανερό ότι έχει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης καυσίμων. Η σωστή επιθεώρηση και συντήρηση των περισσότερων βιομηχανικών λεβήτων θα μπορούσε να καταλήξει σε μια εξοικονόμηση της τάξης του 10%, ανάλογα με την ηλικία και τη χρονολογία του λέβητα. Εκτιμάται, επομένως ότι το μέτρο έχει υψηλό αντίκτυπο τόσο σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά του οφέλη όσο και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς οι βιομηχανίες έχουν πολλάκις ενδιαφερθεί να μειώσουν τις δαπάνες καυσίμων και να αποφύγουν κυρώσεις για εκπομπές ρύπων [8].

  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

4.2.1. Μέτρα για τα οχήματα

4.2.1.1. Επισήμανση με ετικέτες της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων

Η Υπουργική Απόφαση 90364/25.1.2002 σχετικά με την επισήμανση με ετικέτες της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών  των νέων αυτοκινήτων εξεδόθη από τα Υπουργεία Μεταφορών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με σκοπό την εφαρμογή της οδηγίας 1999/94/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα από τις 31/01/2002. Η εφαρμογή της Οδηγίας 1999/94/ΕΚ επιτηρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και τη σύνταξη επίσημων αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις εκπομπές , σύμφωνα με την απόφαση 1753/99/ΕΚ. Το Υπουργείο Μεταφορών είναι αρμόδιο για τη συλλογή των δεδομένων που αφορούν στην κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές  και, τέλος, το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της οδηγίας με τη διεξαγωγή ελέγχων συναλλαγής και την επιβολή κυρώσεων. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) σε συνεργασία με τα Υπουργεία Μεταφορών και Περιβάλλοντος έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη συλλογή δεδομένων από τα μέλη του, στην έκδοση και διανομή σχετικού έντυπου υλικού, όπως επίσης και στη διάδοση πληροφοριών και άλλων υλικών σε εμπόρους κι εισαγωγείς αυτοκινήτων [83].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για μια ποσοτική αξιολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου. Γενικά, η δημόσια συνειδητοποίηση σε ό,τι αφορά την επισήμανση των νέων αυτοκινήτων ως Ευρωπαϊκό μέτρο είναι χαμηλή. Αντιθέτως, οι περισσότεροι καταναλωτές συχνά ενημερώνονταν από πωλητές, διαφημιστικά φυλλάδια, περιοδικά κλπ για τη μέση κατανάλωση των νέων αυτοκινήτων ως κριτήριο επιλογής, άσχετα με το σύστημα επισήμανσης. Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές έχουν μια δεδομένη αγοραστική συμπεριφορά, που δε φαίνεται μέχρι στιγμής να επηρεάζεται προς την κατεύθυνση ενεργειακά αποδοτικότερων αυτοκινήτων, εξαιτίας του συστήματος επισήμανσης [8].

4.2.1.2. Τεχνική επιθεώρηση οχημάτων

Η σωστή και συστηματική συντήρηση ενός οχήματος επιφέρει μείωση στην κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που η μέση ηλικία των οχημάτων είναι υψηλή κι η συντήρηση τους ελλιπής (κυρίως για κάποια βαριά οχήματα, ταξί και κάποια επιβατικά αυτοκίνητα), οι βελτιώσεις στη συντήρηση μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση καυσίμων. Από το 1982 η ετήσια τεχνική επιθεώρηση των λεωφορείων, των ταξί και των μεγάλων φορτηγών είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 137/1981).

Από το 1985 η περιοδική τεχνική επιθεώρηση επεκτάθηκε και στα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και σε όλα τα ελαφρύτερα οχήματα με το νόμο 1350/83 και το Π.Δ. 338/1984. Αυτός ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και η συχνότητα διεξαγωγής του έχει οριστεί να είναι τα δύο χρόνια. Οι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα στα Δημόσια Κέντρα  Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων (μέχρι σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα 58 τέτοια κέντρα). Καθώς οι τεχνικοί έλεγχοι διεξάγονταν, στην πράξη αποδείχτηκε ότι η συχνότητα δεν ήταν ικανοποιητική, εξαιτίας προβλημάτων στην επαρχία που είχαν σχέση με τις υποδομές και το προσωπικό. Η καθιέρωση ιδιωτικών Κέντρων για τον Τεχνικό Έλεγχο από το 2003 (με το νόμο 2963/2001) αναμένεται να περιορίσει αυτά τα προβλήματα και να κάνει εφικτή την ετήσια επιθεώρηση όλων των οχημάτων στην Ελλάδα [8].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Σύμφωνα με το Ελληνικό Σχέδιο για την Αλλαγή του Κλίματος και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες συντήρησης των οχημάτων στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η σωστή και τακτική επιθεώρηση στο σύστημα  ανάφλεξης, το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το σύστημα πέδησης κλπ μπορεί να οδηγήσει σε μια μέση μείωση 2% της κατανάλωσης καυσίμων στα οχήματα. Με την προϋπόθεση του υποχρεωτικού και τακτικού, τεχνικού ελέγχου όλων των οχημάτων, η εκτίμηση για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις επαγόμενες μειώσεις εκπομπών  βασίζεται στο γεγονός ότι το 30% όλων των οχημάτων στην Ελλάδα έχουν περιορισμένο δυναμικό βελτίωσης της ενεργειακής τους αποδοτικότητας, εξαιτίας της μεγάλης ηλικίας τους. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι μείωση στην κατανάλωση καυσίμων κατά 25,04ΚΤΙΠ μέχρι το 2010 και μείωση στις εκπομπές  κατά 76 χιλιάδες τόνους [8].

4.2.1.3. Κάρτα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων

Το εθνικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων για τον έλεγχο των εκπομπών από όλα τα μεταφορικά οχήματα (εξαιρουμένων των μηχανών) ξεκίνησε το 1992 με τις τακτικές επιθεωρήσεις που γίνονταν μία φορά το χρόνο για όλα τα οχήματα και δύο φορές για τα ταξί και τα ελαφριά ή βαριά φορτηγά οχήματα. Από το 1992 μια κάρτα ελέγχου καυσαερίων με ετήσια ανανέωση απαιτείται για όλα τα οχήματα. Η εφαρμογή του μέτρου επεκτάθηκε και πέρα από την περιφέρεια της Αττικής και το 2001 κάλυψε συνολικά 34 νομούς (το 85% των οχημάτων). Η κάρτα αυτή εκδίδεται αποκλειστικά από Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και πιστοποιημένα συνεργεία επισκευών. Μέχρι το 2001, περίπου 1200 συνεργεία επισκευών είχαν πιστοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Η παρακολούθηση του μέτρου αυτού είναι μια αρμοδιότητα του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), ειδικών κινητών μονάδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) και του Υπουργείου Μεταφορών που μετρά τις εκπομπές καυσαερίων με επί τόπου ελέγχους που διεξάγουν οι αξιωματικοί της τροχαίας (ο ετήσιος αριθμός των επί τόπου ελέγχων φτάνει τους 8000-10000). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το παραπάνω μέτρο επιβάλλεται πρόστιμο κι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποκτήσουν μια αναγνωρισμένη κάρτα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων [8].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Αν και η κάρτα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων αν και εισήχθη σαν περιβαλλοντικό μέτρο, στην πορεία αποδείχτηκε ότι έχει και σημαντικό όφελος στην εξοικονόμηση καυσίμων, χάρη στην καλύτερη προσαρμογή της μηχανής του οχήματος. Ανάλογα με τον τύπο της μηχανής του οχήματος, την ηλικία του και τη συχνότητα συντήρησης του, παρατηρείται αξιόλογη μείωση της κατανάλωσης καυσαερίων. Μέχρι το 2001, το επίπεδο συμμόρφωσης προς το συγκεκριμένο μέτρο υπολογιζόταν στο 65-70% για όλα τα οχήματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) [8].

4.2.2. Μέτρα για τις υποδομές

4.2.2.1. Βελτιώσεις στις υποδομές οδικών μεταφορών

Οι προσπάθειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) να βελτιώσει τις υφιστάμενες υποδομές εστιάζονται πρωτίστως στους ακόλουθους στόχους.

- Βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο των μεγάλων αστικών κέντρων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των βελτιώσεων αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 1994-1996, έγιναν σημαντικές εργασίες στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, ενώ επιπλέον 50 εκατ. € αξιοποιήθηκαν για βελτιώσεις του οδικού δικτύου κατά τη διάρκεια της τριετίας 1998-2000

- Ανακατασκευή βασικών οδικών αρτηριών. Πολλές διαδικασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου περατώθηκαν τα τελευταία χρόνια ή αναμένεται να ολοκληρωθούν στο εγγύς μέλλον. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

- Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου που συνδέει Πάτρα -Αθήνα-Θεσσαλονίκη

- Η κατασκευή της Εγνατίας οδού στη Βόρεια Ελλάδα

- Η κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

- Η κατασκευή της Ιωνίας οδού στη Δυτική Ελλάδα

- Η κατασκευή της υπόγειας σήραγγας που θα συνδέει το Άκτιο με την Πρέβεζα

- Η κατασκευή της Αττικής οδού

- Η κατασκευή της υπόγειας σήραγγας στην παραλία Θεσσαλονίκης

- Βελτιώσεις στο σύστημα φωτεινής σηματοδότησης. Στα πλαίσια του Προγράμματος «Αττική-SOS», που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 1994 με σκοπό την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην περιφέρεια της Αττικής, έχουν συντελεστεί βελτιώσεις σε τέσσερις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της φωτεινής σηματοδότησης στο κέντρο του Πειραιά, ενώ παρόμοιες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του αντιστοίχου Προγράμματος «Θεσσαλονίκη-SOS» [8].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Το δυναμικό εξοικονόμησης από τις επενδύσεις στο οδικό δίκτυο δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πολλούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, όπως η συμπεριφορά των τελικών χρηστών, οι συνθήκες κοινωνικής ευημερίας, η δραστηριότητα των μεταφορών κ.α. πέρα από τις τεχνικές παραμέτρους. Οι καθιερωμένες πρακτικές σχεδιασμού και διαχείρισης των οδικών μεταφορών βασίζονταν στην αρχή ότι οι βελτιώσεις στις υποδομές του οδικού δικτύου καταλήγουν σε αποτελεσματικότερη διαχείριση του και, συνεπώς, σε έμμεση ενεργειακή εξοικονόμηση χάρη στη σπανιότερη συμφόρηση-ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές και τις βασικές αρτηρίες. Οι πρόσφατες βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα οδήγησαν σε μια δραματική αύξηση των οχημάτων και της ζήτησης για οδικές υποδομές. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τις σύγχρονες πρακτικές να επανεξετάσουν την πολιτική κατασκευής όλο και περισσότερων οδικών υποδομών μακροπρόθεσμα και να στραφούν στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων υποδομών, καθώς αποδείχτηκε ότι περισσότεροι δρόμοι προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση για οδικές μεταφορές. Ωστόσο, τα περισσότερα έργα για τη βελτίωση των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ήταν ζωτικής σημασίας και συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας των οδικών μεταφορών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις [8].

4.2.2.2. Βελτιώσεις στα δημόσια δίκτυα μεταφοράς

Α) Βελτιώσεις στις υφιστάμενες γραμμές του Αθηναϊκού μετρό. Οι υφιστάμενες γραμμές του μετρό εκσυγχρονίστηκαν με καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ανακαίνιση αρκετών σταθμών, ενώ έχουν προστεθεί επιπλέον βαγόνια με αυξημένη χωρητικότητα 15% κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής.

Β) Κατασκευή νέων γραμμών μετρό. Τα τελευταία δύο χρόνια κατασκευάστηκαν και τέθηκαν σε χρήση δύο νέες γραμμές μετρό, ενώ νέες γραμμές βρίσκονται συνεχώς υπό κατασκευή με σκοπό τη διαρκή επέκταση του υπογείου σιδηροδρομικού δικτύου.

Γ) Παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό δίκτυο των λεωφορείων. Νέες γραμμές λεωφορείων, αλλά και νέες λεωφορειολωρίδες αναπτύχθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία στην Αθήνα, ενώ ορισμένες από τις παλαιότερες επεκτάθηκαν. Αυτές οι γραμμές και λωρίδες (αποκλειστικά για λεωφορεία) καλύπτουν περιοχές του κέντρου όπου υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα τις ώρες αιχμής. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον αρμόδιο οργανισμό για τις δημόσιες μεταφορές (ΟΑΣΑ). Προκειμένου να προωθήσει ακόμα περισσότερο την χρήση των αστικών λεωφορείων, ο ΟΑΣΑ τοποθέτησε βοηθητικούς χάρτες σε 3500 σταθμούς λεωφορείων, πράξη που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος για την παροχή πληροφοριών προς τους επιβάτες/ ταξιδιώτες. Στο τέλος του προγράμματος κι οι 7000 σταθμοί λεωφορείων στην Αθήνα θα είναι εξοπλισμένοι με τέτοιους χάρτες, ενώ η τοποθέτηση επιπλέον βοηθητικών χαρτών, οι οποίοι συνεχώς αναβαθμίζονται, σε σταθμούς του ηλεκτρικού και του υπόγειου σιδηροδρόμου, έχουν σα σκοπό την προώθηση της συνδυασμένης χρήσης δημόσιων μέσων μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος κλπ).

Δ) Βελτιώσεις στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει ένα νέο δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου, την κατασκευή νέων και τη βελτίωση των υφιστάμενων σταθμών του προαστιακού σιδηροδρόμου, τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης του προαστιακού σιδηρόδρομου και την ανάπτυξη σταθμών στάθμευσης.

Ε) Ανακατασκευή του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Το πρόγραμμα για τη λειτουργία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-1999 με συνολικό προϋπολογισμό 490,1 εκατ.€. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τα εξής υποπρογράμματα:

- Βελτιώσεις στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Κομοτηνή

- Νέοι συρμοί και σιδηροδρομικό υλικό

- Βελτιώσεις στο υπόλοιπο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο

- Σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι της Καβάλας, στη Βόρεια Ελλάδα

Επιπλέον, πρόσθετα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό προϋπολογισμό 497,4 εκατ. €, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής δύο βοηθητικών σιδηροδρομικών γραμμών και της ηλεκτροδότησης της σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιάς- Αθήνα- Θεσσαλονίκη. Αυτό θα διευκολύνει τη μετάβαση από το καθεστώς μεταφοράς επιβατών και αγαθών με μέσα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και βενζίνη σε μέσα ηλεκτροκίνησης.

ΣΤ) Νέες στρατηγικές για την προώθηση αστικών, δημοσίων μέσων μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το Μάρτιο του 2005 το Υπουργείο Μεταφορών εισήγαγε μια νέα στρατηγική για την προώθηση των δημόσιων μέσων μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εν συντομία, τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν βελτιωμένη διαχείριση και συνεργασία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης, κατασκευή σταθμών στάθμευσης και πιο ελκυστικές κάρτες πολλαπλών διαδρομών [8].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Την τελευταία δεκαετία τα δίκτυα δημοσίων μεταφορών στην Ελλάδα κι ιδιαίτερα στην Αθήνα (εξαιτίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004), έχουν αναβαθμιστεί δραστικά κι εκσυγχρονιστεί, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις, τόσο στις υποδομές, όσο και στα ίδια τα μέσα. Η βελτίωση στα δίκτυα δημοσίων μεταφορών μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια με την περιορισμένη χρήση του αυτοκινήτου αλλά και με τη βελτίωση της απόδοσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς. Το Υπουργείο Μεταφορών με την προώθηση των δημόσιων μέσων μεταφοράς στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο τους στις συνολικές αστικές μεταφορές στο 50% μέχρι το 2008. Επιπλέον, το Ελληνικό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος προβλέπει ότι με μια αύξηση 6% του μεριδίου των δημοσίων μέσων μεταφοράς, θα εξοικονομηθούν 98ΚΤΙΠ (4103TJ) και θα μειωθούν οι εκπομπές  κατά 416 χιλιάδες τόνους [8].

4.2.2.3. Βελτιώσεις στα δημόσια λεωφορεία

Τα ενεργειακά αποδοτικά λεωφορεία σταδιακά αντικαθιστούν τα παλιά, πετρελαιοκίνητα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Τα νέα λεωφορεία είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον, ασφαλέστερα και πιο άνετα. Το 2004 1316 νέα, αποδοτικά λεωφορείο (με καύσιμα το πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο) ανανέωσαν το στόλο των λεωφορείων, μια διαδικασία που συνεχίζεται αδιάκοπα. Την ίδια περίοδο στη Θεσσαλονίκη τα παλιά λεωφορεία έχουν ήδη αρχίσει να αποσύρονται και το 2007 το 80% των αστικών λεωφορείων θα έχουν αντικατασταθεί με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικότερα λεωφορεία [8].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο οι επενδύσεις σε νέα λεωφορεία μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια άμεσα κι έμμεσα. Προς το παρόν εκτιμάται ότι η άμεση εξοικονόμηση ενέργειας (βελτίωση της αποδοτικότητας των λεωφορείων) είναι σαφώς μεγαλύτερη, από την έμμεση. Ωστόσο, το μερίδιο των λεωφορείων στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα των μεταφορών είναι σχετικά χαμηλό ακόμα [8].

  - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

4.3.1. Φορολογική απαλλαγή για τη χρήση φυσικού αερίου και ΑΠΕ

Από το 1995 ο Νόμος 2364/95 (άρθρο 7.17) έδωσε αξιόλογα οικονομικά κίνητρα για την προώθηση του φυσικού αερίου και, γενικότερα, την ορθολογική χρήση της ενέργειας. Συγκεκριμένα,  καθιέρωσε οριστική απαλλαγή σε ποσοστό 75% από το φορολογικό κόστος για την αγορά και εγκατάσταση συστημάτων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή ΑΠΕ στον οικιακό και τριτογενή τομέα [84].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Στον οικιακό τομέα, η φορολογική απαλλαγή για το φυσικό αέριο και τις ΑΠΕ πρακτικά εφαρμόστηκε, κυρίως, για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, καθώς η διείσδυση των υπολοίπων τεχνολογιών ΑΠΕ και φυσικού αερίου παρέμεινε χαμηλή κατά τη διάρκεια που το συγκεκριμένο μέτρο ήταν σε ισχύ. Η αγορά ηλιακών θερμοσίφωνων στην Ελλάδα αναπτύχθηκε σταδιακά στην Ελλάδα τις περασμένες δεκαετίες. Σύμφωνα με δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Θέρμανσης για το 2004, η συνολική επιφάνεια εγκατεστημένων ηλιακών συλλεκτών στην Ελλάδα ήταν 2.876.700, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των ηλιακών συλλεκτών ήταν 179 /1000 άτομα. Παρόλα αυτά, εκτιμάται ότι η φορολογική απαλλαγή για τις οικιακές, ηλιακές συσκευές θέρμανσης είχε χαμηλό αντίκτυπο, καθώς το συνολικό κόστος εξοικονόμησης για τους τελικούς χρήστες ήταν σχετικά μικρό [8].

4.3.2. Χρήση diesel και υγραερίου από τα ταξί

Από το 1981 έχει επιτραπεί στα ταξί να καταναλώνουν πετρέλαιο diesel αντί για συμβατικό πετρέλαιο σύμφωνα με το νόμο 1108/80 από την 1.1.1981. Επιπλέον, παρέχονται οικονομικά κίνητρα για τη χρήση υγραερίου από τα ταξί στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, για καθαρά περιβαλλοντικούς λόγους [8].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Η χρήση υγραερίου από τα ταξί αναμενόταν να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων για συμβατικό πετρέλαιο και πετρέλαιο diesel κατά 18% και 13% αντίστοιχα. Οι συνεπαγόμενες μειώσεις εκπομπών αναμένονταν να είναι 27% και 25% αντίστοιχα. Ωστόσο, εξαιτίας του χαμηλότερου κόστους και της καλύτερης συντήρησης των μηχανών diesel, τα περισσότερα ταξί στην Ελλάδα (97%) χρησιμοποιούν ακόμα πετρέλαιο diesel [8].

4.3.3. Προώθηση οχημάτων με χαμηλή ρύπανση

Με το νόμο 2682/99 καθιερώθηκε μια διαφοροποίηση στο φόρο καταχώρησης και κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανών) ανάλογα με την ιπποδύναμη της μηχανής τους και τις αντιρρυπαντικές προδιαγραφές τους. Ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή πιο πρόσφατες οδηγίες εξαιρούνται από τη φορολογική επιβάρυνση. Επιπλέον, τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα με βάση το νόμο 2052/92 εξαιρούνται κι από το φόρο κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων (εκτός από τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τους συνήθεις φόρους) και τους διάφορους περιορισμούς κυκλοφορίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα σε αστικές περιοχές με συμφόρηση π.χ. στο κέντρο της Αθήνας, με βάση την Υπουργική Απόφαση 1889/Φ.911/11.08.2003 [86], [87].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία ανάπτυξη των οδικών μεταφορών και της ζήτησης για μεταφορικά μέσα στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, οι φορολογικές απαλλαγές είχαν σχετικά μικρό αντίκτυπο. Σε ό,τι αφορά τα συμβατικά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, οι μειώσεις στους φόρους καταχώρησης και κυκλοφορίας για τα μικρά, αντιρρυπαντικά αυτοκίνητα, αποτελούν μονάχα μικρό κομμάτι της συνολικής του αξίας με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην πείθονται να επιλέγουν μικρότερα αυτοκίνητα για καθαρά φορολογικούς λόγους. Επιπλέον, η διείσδυση ηλεκτρικών, υβριδικών και άλλων οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα είναι προς το παρόν αμελητέα, κυρίως λόγω ανεπαρκών οικονομικών κινήτρων κι έλλειψης συνειδητοποίησης σχετικά με την αποδοτικότητα των σχετικών τεχνολογιών [8].

4.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

4.4.1. Υποχρεωτική λογιστική ενέργειας για τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Η υπουργική απόφαση ΥΑ 237/23.12.80 (αντικατέστησε την υπουργική απόφαση ΥΑ16/08.02.79) υποχρεώνει όλες τις βιομηχανίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 75kW να κρατούν αρχεία σχετικά με το ενεργειακό τους ισοζύγιο (ενεργειακός λογιστικός έλεγχος). Αυτά τα αρχεία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις ενεργειακές αγορές, την ενεργειακή κατανάλωση, το αποθέματα των διαφόρων ενεργειακών πόρων και πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο παραγωγής. Το μέτρο, ακόμα, προσδιορίζει μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης, της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας και του επιπέδου παραγωγής.

Η εφαρμογή και η παρακολούθηση του μέτρου αυτού είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Άσχετα με το παραπάνω μέτρο, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διεξάγει στατιστικές μελέτες σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση με επιθεωρήσεις στον βιομηχανικό τομέα και κάνει προτάσεις για επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Μέχρι το 2004, το ΚΑΠΕ είχε πραγματοποιήσει 140 ενεργειακούς λογιστικούς ελέγχους σε διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες [8].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Προς το παρόν, η αξιοποίηση των αρχείων για την κατανάλωση ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα παραμένει ασήμαντη [8].

4.4.2. Εθνικό Πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010

Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε το «Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Ελάττωση του και των Υπολοίπων Αερίων του Θερμοκηπίου» το 1995. Σκοπός της κυβέρνησης, έτσι όπως εξηγείται στο σχέδιο είναι ο περιορισμός της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου, και πιο συγκεκριμένα του , του   και του από όλες τις πηγές το 2000 σε όχι περισσότερο από 15%  3% (ή 15,7 3,1 εκατ. Τόνους) σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Το περιθώριο του 3% υιοθετήθηκε για να ληφθούν υπόψη απρόβλεπτες τοπικές ή διεθνείς εξελίξεις και σχετικές κοινοτικές πολιτικές. Εφόσον οι εκπομπές των τριών παραπάνω αερίων το 2000 ήταν 23,3% πάνω από τα επίπεδα του 1990 ο στόχος δεν επετεύχθη.

Τα πιο σημαντικά μέτρα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης στόχευαν να αλλάξουν το μίγμα καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται περισσότερο φυσικό αέριο, αιολική ενέργεια και βιομάζα. Στο βιομηχανικό, τον οικιακό και τον τριτογενή τομέα, δόθηκε έμφαση στην αύξηση της απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας και στην υποκατάσταση καυσίμων με φυσικό αέριο. Στον τομέα των μεταφορών η έμφαση δόθηκε στη βελτίωση των οδικών υποδομών, τη χρήση καυσίμων και την τεχνολογία των οχημάτων. Σε αυτό τον τομέα οι δράσεις-κλειδιά ήταν η επέκταση του υπόγειου σιδηρόδρομου στην Αθήνα και η ανάπτυξη λεωφορείων με φυσικό αέριο και ταξί με υγραέριο, αλλά κι η προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και αποδοτικότερων οχημάτων εν γένει. Έμφαση δόθηκε, ακόμα, στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στην αξιολόγηση των βιοκαυσίμων. Η φορολόγηση των οχημάτων διαφοροποιήθηκε (Νόμος 2682/99) ανάλογα με το μέγεθος της μηχανής και την περιβαλλοντική της απόδοση. Επίσης, με τη νομοθεσία για την προώθηση των ΑΠΕ, οι γεννήτριες ανανεώσιμων πηγών έχουν πλέον καλύτερη πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο χάρη στους νόμους 2244/94 και 2773/99, που καλύπτουν εκτός των άλλων τις τιμές τροφοδοσίας και τη χρήση του δικτύου μεταφοράς. Η κυβέρνηση αναμένει ότι με την αυξημένη χρήση των ΑΠΕ οι εκπομπές  θα μειωθούν το 2010 κατά 1 εκατ. Τόνους.

Το Σχέδιο Δράσης εξέπνευσε το 2000 και έτσι μπήκε σε εφαρμογή το νέο «Εθνικό Πρόγραμμα για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου 2000-2010». Το πρόγραμμα επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η πρώτη εκδοχή του προγράμματος ολοκληρώθηκε το 2002 και εγκρίθηκε κι από τα δύο υπουργεία. Η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να αναπτύξει μια Ειδική Μονάδα Δράσης για να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πρόοδο του προγράμματος. Οι βασικές αρχές του προγράμματος συμπεριλαμβάνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δίκαιη κατανομή βαρών σε όλους τους οικονομικούς τομείς, την οικονομική ανάπτυξη και αποδοτικότητα.

Σε μια μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2002, εκτιμάται ότι το νέο, εθνικό πρόγραμμα υπό ένα φυσιολογικό σενάριο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2010 κατά 36% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ενώ οι εκπομπές του  θα έχουν μειωθεί στον ενεργειακό τομέα κατά 45% (σε σχέση με το 1990).

Αναλύθηκαν μια σειρά από μέτρα μείωσης των εκπομπών, τόσο σε ό,τι αφορά το δυναμικό μείωσης τους, όσο κι ως προς το κόστος εφαρμογής τους. Το συνολικό δυναμικό μείωσης για τη θερμική ενέργεια υπολογίστηκε σε 0,3 εκατ. ΤΙΠ και για τον ηλεκτρισμό σε 0,4 εκατ. Τόνους. Το δυναμικό μείωσης των επαγόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (πίνακας I) υπολογίστηκε σε 18,2 εκατ. Τόνους, με τις μειώσεις στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα να φτάνουν τους 4,1 εκατ. Τόνους (22%), την ηλεκτροπαραγωγή τους 7,6 εκατ. Τόνους (42%), τη βιομηχανία τους 0,8 εκατ. Τόνους (4%), τις μεταφορές τους 0,9 εκατ. Τόνους (5%) και τους μη ενεργειακούς τομείς τους 4,8 εκατ. Τόνους (27%). Υπολογίστηκε, μάλιστα, ότι με την εφαρμογή όλων των μέτρων η αύξηση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα περιοριστεί στο 19% το 2010 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η εφαρμογή μόνο των μέτρων με μηδενικό ή αρνητικό κόστος ευκαιρίας θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των εκπομπών κατά 29,6% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Το επιτόκιο αποπληρωμής στην παραπάνω ανάλυση θεωρήθηκε 6% κι οι υπολογισμοί των δαπανών περιελάμβαναν σταθερό κόστος, κόστος λειτουργίας και συντήρησης για κάθε μέτρο και χωρίς επιχορηγήσεις. Τα αποτελέσματα ταξινομήθηκαν (πίνακας II) ανάλογα με την αποτελεσματικότητα τους ως προς το κόστος.

Εφόσον, η υπόθεση ότι το δυναμικό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα αξιοποιηθεί πλήρως δεν είναι ρεαλιστική, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έκανε μια άλλη εκτίμηση για τις μειώσεις εκπομπών και την εξοικονόμηση ενέργειας, υποθέτοντας ότι μόνο το 70% του δυναμικού από κάθε μέτρο θα αξιοποιηθεί, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν μέτρα στις βιομηχανικές διαδικασίες, ονομαστικά IP1 και IP2, για τα οποία υποτέθηκε ότι γίνεται πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού τους. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έλαβε υπόψη, ακόμα, πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μέτρων. Έτσι, βάσει αυτής της πιο πραγματιστικής προσέγγισης, η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται στο 24,5% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 [88].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Η εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης όλων των μέτρων του Εθνικού Προγράμματος παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 4.2.: Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα μέχρι το 2010

| Μέτρα | Θερμική εξοικονόμηση ενέργειας (ΚΤΙΠ) | Εξοικονόμηση ηλεκτρισμού (ΚΤΙΠ) | Μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ισοδύναμοι τόνοι |
| --- | --- | --- | --- |
| Οικιακός και Τριτογενής τομέας | 27 | 333 | 4066 |
| Μόνωση κτιρίων στον οικιακό τομέα | 30 |  | 95 |
| Μόνωση κτιρίων στον τριτογενή τομέα | 2 | 1 | 11 |
| Συντήρηση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης | 41 |  | 130 |
| Αντικατάσταση παλιών συστημάτων λεβήτων | 19 |  | 61 |
| Εξωτερική σκίαση, εξαερισμός κλπ |  | 5 | 57 |
| Προώθηση κλιματιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης |  | 11 | 16 |
| Προώθηση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής απόδοσης |  | 26 | 291 |
| Αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με άλλους χαμηλότερης κατανάλωσης |  | 134 | 1467 |
| Αυτοματοποιημένα συστήματα φωτισμού |  | 2 | 23 |
| Ηλιακά συστήματα για θέρμανση νερού |  | 115 | 258 |
| Ηλιακά συστήματα για θέρμανση νερού και χώρων | 6 | 2 | 44 |
| Φωτοβολταϊκά συστήματα επί στέγης |  | 1 | 8 |
| Ανεξάρτητη θέρμανση με βιομάζα | 3 | 9 | 318 |
| Προώθηση φυσικού αερίου για τη θέρμανση χώρων | 1 |  | 82 |
| Προώθηση κλιματιστικών συστημάτων με φυσικό αέριο | -84 | 28 | 106 |
| Τομέας Μεταφορών | 142 |  | 916 |
| Συντήρηση ιδιωτικών αυτοκινήτων και φορτηγών | 25 |  | 76 |
| Προώθηση λεωφορείων με φυσικό αέριο | 0 |  | 2 |
| Βελτιώσεις στην οδική σήμανση | 19 |  | 58 |
| Ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς | 98 |  | 461 |
| Μη-τεχνικά μέτρα | Δεν έχει υπολογιστεί | Δεν έχει υπολογιστεί | Δεν έχει υπολογιστεί |
| Προώθηση βιοκαυσίμων |  |  | 319 |
| Βιομηχανικός Τομέας | 134 | 14 | 786 |
| Προώθηση του φυσικού αερίου σε θερμικές χρήσεις | 6 |  | 163 |
| Προώθηση ηλιακής ενέργειας | 103 |  | 340 |
| Προώθηση βιομάζας σε θερμικές χρήσεις | -1 |  | 46 |
| Διάφορα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας | 26 | 14 | 238 |
| Τομέας ηλεκτροπαραγωγής | -22 | 21 | 7599 |
| Προώθηση ΑΠΕ |  |  | 4027 |
| Αιολική Ενέργεια |  |  | 1850 |
| Μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια |  |  | 1033 |
| Κεντρικές φωτοβολταϊκές μονάδες |  |  | 21 |
| Γεωθερμική ενέργειας υψηλής ενθαλπίας |  |  | 50 |
| Εργοστάσια βιομάζας |  |  | 1074 |
| Λειτουργία εργοστασίων φυσικού αερίου σα μονάδες βάσης |  |  | 3350 |
| Εργοστάσια συμπαραγωγής με φυσικό αέριο στον βιομηχανικό και τον τριτογενή τομέα | -22 | 21 | 222 |
| Γεωργία |  |  | 92 |
| Συστήματα διαχείρισης λιπασμάτων |  |  | 62 |
| Προώθηση οργανικής γεωργίας |  |  | 30 |
| Απόβλητα |  |  | 98 |
| Καύση αερίων από χωματερές |  |  | 98 |
| Βιομηχανικές διαδικασίες |  |  | 4651 |
| IP1 Ανακατασκευή της χημικής βιομηχανίας |  |  | 3744 |
| IP2 Ανακύκλωση HFCs από στατικό και κινητό ψυκτικό εξοπλισμό |  |  | 907 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 282 | 368 | 18208 |

Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το Εθνικό Πρόγραμμα 2000-2010.

Πίνακας 4.3.: Κόστος των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

| Μέτρο | Τομέας | Κόστος ($/ισοδύναμοι τόνοι ) | Μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμοι χιλ. τόνοι | Κόστος Εφαρμογής (εκατομμύρια $) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προώθηση φυσικού αερίου για τη θέρμανση χώρων | Οικιακός/ Τριτογενής | -123.50 | 82 | 112 |
| Αυτοματοποιημένα συστήματα φωτισμού | Τριτογενής | -77.80 | 23 | 4 |
| Διάφορα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας | Βιομηχανία | -54.22 | 238 | 21 |
| Ανεξάρτητη θέρμανση με βιομάζα | Οικιακός | -49.40 | 318 | 173 |
| Εργοστάσια συμπαραγωγής με φυσικό αέριο στον τριτογενή τομέα | Ενέργεια | -41.10 | 49 | 15 |
| Βελτιώσεις στην οδική σήμανση | Μεταφορές | -32.74 | 58 | 47 |
| Προώθηση βιομάζας για θερμικές χρήσεις | Βιομηχανία | -29.33 | 46 | 23 |
| Συντήρηση φορτηγών και ιδιωτικών αυτοκινήτων | Μεταφορές | -23.53 | 76 | 130 |
| Ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση νερού | Οικιακός | -16.72 | 1258 | 1015 |
| Προώθηση φυσικού αερίου για θερμικές χρήσεις | Βιομηχανία | -8.61 | 163 | 55 |
| Ανάπτυξη μέσων μαζικής μεταφοράς | Μεταφορές | -8.06 | 461 | 995 |
| Εξωτερική σκίαση, εξαερισμός κλπ | Τριτογενής | -6.24 | 57 | 52 |
| IP1 Ανακατασκευή της χημικής βιομηχανίας | Βιομηχανία | 0.00 | 3744 | Δεν έχει υπολογιστεί |
| IP2 Ανακύκλωση HFCs από στατικό και κινητό ψυκτικό εξοπλισμό | Βιομηχανία | 0.02 | 907 | 0.13 |
| Μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια | Ενέργεια | 0.58 | 1033 | 350 |
| Αιολική Ενέργεια | Ενέργεια | 3.09 | 1850 | 640 |
| Μόνωση κτιρίων στον οικιακό τομέα | Οικιακός | 4.58 | 95 | 206 |
| Συστήματα διαχείρισης λιπασμάτων | Γεωργία | 10.58 | 62 | 1 |
| Αντικατάσταση παλιών συστημάτων λεβήτων | Οικιακός/ Τριτογενής | 13.16 | 61 | 110 |
| Μόνωση κτιρίων στον οικιακό τομέα | Τριτογενής | 14.87 | 11 | 23 |
| Συντήρηση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης | Οικιακός/ Τριτογενής | 14.91 | 130 | 135 |
| Αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με άλλους χαμηλότερης κατανάλωσης | Οικιακός/ Τριτογενής | 15.18 | 1467 | 720 |
| Γεωθερμική ενέργεια υψηλής ενθαλπίας | Ενέργεια | 17.15 | 50 | 25 |
| Καύση αερίων από χωματερές | Απόβλητα | 23.79 | 98 | 3 |
| Λειτουργία εργοστασίων φυσικού αερίου σα μονάδες βάσης | Ενέργεια | 24.11 | 3350 | 0 |
| Προώθηση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής απόδοσης | Οικιακός | 28.61 | 291 | 400 |
| Προώθηση λεωφορείων με φυσικό αέριο | Μεταφορές | 54.51 | 2 | 21 |
| Εργοστάσια Βιομάζας | Ενέργεια | 58.47 | 1074 | 400 |
| Ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση νερού και χώρων | Οικιακός | 60.28 | 44 | 84 |
| Προώθηση βιοκαυσίμων | Μεταφορές | 100.60 | 319 | 0 |
| Προώθηση ηλιακής ενέργειας | Βιομηχανία | 145.88 | 340 | 1141 |
| Κεντρικές Φωτοβολταϊκές Μονάδες | Ενέργεια | 154.32 | 21 | 45 |
| Προώθηση κλιματιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης | Τριτογενής | 202.87 | 116 | 376 |
| Προώθηση κλιματιστικών συστημάτων με φυσικό αέριο | Τριτογενής | 236.51 | 106 | 327 |
| Φωτοβολταϊκά συστήματα επί στέγης | Τριτογενής | 248.43 | 8 | 33 |
| Μη τεχνικά μέτρα | Μεταφορές | Δεν έχει υπολογιστεί | Δεν έχει υπολογιστεί | Δεν έχει υπολογιστεί |
| Προώθηση οργανικής γεωργίας | Γεωργία | Δεν έχει υπολογιστεί | 30 | Δεν έχει υπολογιστεί |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 18208 | >7709 |

Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Συμπερασματικά, οι εκτιμήσεις είναι μείωση στην κατανάλωση καυσίμων κατά 282,24 ΚΤΙΠ (11.807TJ) και μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 368,43ΚΤΙΠ (15.407 TJ) αν εφαρμοστούν όλα τα μέτρα. Οι συνολικές μειώσεις εκπομπών θα είναι 18.208 χιλιάδες τόνοι  [8] .

4.4.3. Μηχανισμός στήριξης για τις ΑΠΕ, τη συμπαραγωγή και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας

Τα ακόλουθα μέτρα αποτελούν το βασικό μηχανισμό για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και της ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας.

1) Στήριξη των ΑΠΕ και της συμπαραγωγής μέσω του συστήματος τιμολόγησης. Ο βασικός νόμος που καθορίζει το πλαίσιο για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (και συμπαραγωγή) είναι ο Νόμος 2773/99, σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και, ειδικότερα, το κεφάλαιο 10 με τα άρθρα 35-41. Ο νόμος αυτός έχει ενσωματώσει την πλειοψηφία των διατάξεων του προγενέστερου Νόμου 2244/94, ο οποίος αφορούσε μόνο την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ. Επιπλέον, ο Νόμος 3175/2003 ορίζει τους κανονισμούς για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας.

Οι διατάξεις κλειδιά του Νόμου 2773/99 για τις ΑΠΕ είναι οι ακόλουθες:

- Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς είναι υποχρεωμένος να παραχωρεί προτεραιότητα πρόσβασης (προτεραιότητα αποστολής φορτίου) σε εκείνες τις εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρισμό από ΑΠΕ (και συμπαραγωγή) με ισχύ μέχρι 50 MWe (μέχρι 50 MWe στην περίπτωση των μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων).

- Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει σε μια δεκαετή συμφωνία με τον παραγωγό ηλεκτρισμού από ΑΠΕ (και συμπαραγωγή) για την αγορά της ενέργειας που παράγει. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και δυνατότητα ανανέωσης.

- Η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (και συμπαραγωγή) ενός ανεξάρτητου παραγωγού, ή το πλεόνασμα της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ ενός ίδιο-παραγωγού (παράγει ενέργεια για δικές του ανάγκες), πωλείται στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς με προκαθορισμένο ποσοστό επιστροφής (buy-back rate), το οποίο με τη σειρά του καθορίζεται από το εκατοστιαίο ποσοστό της αντιπροσωπευτικής καταναλισκόμενης ενέργειας.

- Καθορίζεται επακριβώς το σύστημα τιμολόγησης ηλεκτρισμού, για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (και συμπαραγωγή)  στο δίκτυο

- Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (και συμπαραγωγή)  υπόκειται σε μια ειδική ανταποδοτική χρέωση (ετήσια πληρωμή), όπως καθορίστηκε από απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, κι η οποία είναι ίση με 2% των πωλήσεων ενέργειας στο δίκτυο. Τα ποσά από αυτές τις εισφορές συλλέγονται από το Διαχειριστή και δίνονται στις τοπικές αρχές στις περιοχές που δρα ο παραγωγός με σκοπό την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.

- Ο Νόμος 2773/99 καθιέρωσε μια νέα άδεια, την αποκαλούμενη Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που είναι πλέον η πρώτη άδεια που απαιτείται από κάθε ηλεκτροπαραγωγό με συμβατικές ή ανανεώσιμες (ή συμπαραγωγή) πηγές σε μια μακριά διαδικασία αδειοδοτήσεων η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων άδειες χρήσης γης, έγκριση από οικολογικούς οργανισμούς, άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.

Κάποια από τα άρθρα του Νόμου 2773/99 έχουν τροποποιηθεί από το νέο Νόμο 3426/2005 με σκοπό «την επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

2) Στήριξη επενδύσεων. Υπάρχουν, βασικά, δύο μηχανισμοί υποστήριξης επενδύσεων, που παρέχουν επιχορηγήσεις για έργα σε ΑΠΕ και έργα ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας μεταξύ άλλων: Ο αποκαλούμενος «Εθνικός Αναπτυξιακός Νόμος» (Νόμος 3299/04, Δεκέμβριος 2004) και το Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, ένα από τα 11 εθνικά και 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Σε ό,τι αφορά το Νόμο 3299/04 είναι ένα οικονομικό εργαλείο-ομπρέλα, που καλύπτει όλες τις επενδύσεις στην Ελλάδα για όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Έχει έντονο τοπικό χαρακτήρα από την άποψη ότι η δημόσια στήριξη του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ιδιαίτερη γεωγραφική περιφέρεια, στην οποία αναμένεται να υλοποιηθεί η εν λόγω επένδυση. Περιοχές με υψηλό ποσοστό ανεργίας και χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα λαμβάνουν της μεγαλύτερες ενισχύσεις για επενδύσεις από την Πολιτεία. Οι επενδύσεις για ΑΠΕ (και συμπαραγωγή) έχουν ευνοϊκό πλαίσιο υπό το Νόμο 3299/04, όπως συμβαίνει και με τις επενδύσεις σε άλλες κατηγορίες, όπως την εξελιγμένη τεχνολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, τον τουρισμό κλπ. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες διατάξεις του Νόμου 3299/04 για την υποστήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και συμπαραγωγή είναι:

- Το 35% της κρατικής ενίσχυσης χορηγείται αναφορικά με το συνολικό επενδυτικό κόστος (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο). Το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης είναι 20% για τη Θράκη και τη συνοριακή ζώνη (20χλμ) της Ανατολικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, ενώ είναι 30% στις περιφέρειες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

- Εναλλακτικά, χορηγείται 100% φορολογική απαλλαγή αναφορικά με το συνολικό κόστος επενδύσεων σε ΑΠΕ για μια περίοδο 10 ετών.

- Το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης αυξάνεται κατά 5% στις περιπτώσεις νέων επιχειρήσεων (με λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας) και κατά 5-15% στις περιπτώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων κι ειδικότερα για αυτές που βρίσκονται σε συνοριακές περιοχές. Ωστόσο, σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις η κρατική ενίσχυση δεν πρέπει να ξεπεράσει το 55% του συνολικού επενδυτικού κόστους.

- Το επίπεδο της κρατικής ενίσχυσης είναι ανεξάρτητο από το είδος της τεχνολογίας (άνεμος, βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά κλπ)

- Το απαιτούμενο ίδιο κεφάλαιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους

- Το ελάχιστο απαιτούμενο επενδυτικό κόστος είναι 100,000-500,000€, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης

- Η μέγιστη χορηγούμενη ενίσχυση είναι τα 20 εκατ. €, και πρέπει να ληφθεί εντός περιόδου 5 ετών

- Απαιτείται άδεια εγκατάστασης για την υλοποίηση του έργου και τη χορήγηση ενίσχυσης

Οι προτάσεις για ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να υποβάλλονται στον Εθνικό Αναπτυξιακό Νόμο οποιαδήποτε στιγμή και αξιολογούνται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες προτάσεις. Ο Νόμος 3299/04 δεν έχει όριο συνολικού προϋπολογισμού, επομένως δεν υπάρχει όριο (θεωρητικά) στον αριθμό και τον προϋπολογισμό των προτάσεων.

Η αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης γίνεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη που είναι το 50% της ενίσχυσης πληρώνεται με τη συμπλήρωση του 50% του έργου, ενώ το υπόλοιπο 50% αποπληρώνεται με την επίσημη πιστοποίηση για την περάτωση του έργου και την εκκίνηση της εμπορικής του λειτουργίας. Μέχρι 30% της κρατικής ενίσχυσης μπορεί να δοθεί στον επενδυτή προκαταβολικά, με την προϋπόθεση ότι παρέχει ένα αντίστοιχο πληρεξούσιο εγγύησης 10%. Ένα αναθεωρημένο έργο με προϋπολογισμό μέχρι 115% μπορεί να εγκριθεί (και να χορηγηθεί με κρατική ενίσχυση) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα το μέτρο 2.1. αναφέρεται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε επενδύσεις ΑΠΕ, ορθολογικής χρήσης ενέργειας και μικρής κλίμακας συμπαραγωγής (μέχρι 50MWe). Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου 2.1. του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα για την περίοδο 2000-2006 ήταν 1,07 δις€, από τα οποία 35,6% ή 382 εκατ.€ είναι οι κρατικές ενισχύσεις για τις επενδύσεις που προαναφέρθηκαν. Περίπου τα 2/3 (260 εκατ. €) των συνολικών κρατικών ενισχύσεων προβλέπεται να ανατεθούν για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ (κυρίως αιολικά πάρκα).

Οι κυριότερες διατάξεις του μέτρου 2.1. για τις κρατικές ενισχύσεις είναι:

- Οι κρατικές ενισχύσεις είναι σε σχέση με το συνολικό επενδυτικό κόστος

-30% για τα αιολικά πάρκα και τις συμβατικές ηλιακές θερμικές μονάδες

-40% για τα μικρά υδροηλεκτρικά, τη βιομάζα, τα γεωθερμικά, τις ηλιακές

θερμικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας και τις παθητικές ηλιακές μονάδες

-40% με 50% για τα φωτοβολταϊκά

- Το ποσοστό των ενισχύσεων είναι ανεξάρτητο από τη γεωγραφική περιοχή εκτός από την περίπτωση των φωτοβολταϊκών

- Το απαιτούμενο ίδιο κεφάλαιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30% του συνολικού επενδυτικού κόστους

- Το ελάχιστο απαιτούμενο κόστος επένδυσης είναι τα 44.000€.

- Το μέγιστο επενδυτικό κόστος που χρήζει ενίσχυσης είναι τα 44 εκατ. €.

- Απαιτείται άδεια εγκατάστασης για την υλοποίηση του έργου και τη χορήγηση ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις χορηγούνται μετά από δημόσιες εκκλήσεις προτάσεων για επενδύσεις σε ΑΠΕ, ορθολογική διαχείριση ενέργειας και συμπαραγωγή και μεταγενέστερη εξέταση των προτάσεων που υποβάλλονται. Μέχρι 80% των κρατικών ενισχύσεων μπορεί να αποπληρωθεί με σταδιακές δόσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Το υπόλοιπο 20% αποπληρώνεται με την επίσημη πιστοποίηση για περάτωση του έργου κι εκκίνηση της εμπορικής λειτουργίας του.

Μέχρι το τέλος του Μάρτη του 2004, 650 επενδυτικές προτάσεις είχαν υποβληθεί, συνολικά, σε εκκλήσεις που αφορούσαν προϋπολογισμό 2,3 δις €. 327 από αυτές τις προτάσεις είχαν εγκριθεί για κρατική ενίσχυση, με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 δις €. Το Δεκέμβριο του 2004 ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα από τις τελευταίες αξιολογήσεις προτάσεων: εγκρίθηκαν 44 έργα  ΑΠΕ για κρατική ενίσχυση με συνολικό προϋπολογισμό 107 εκατ. € [89], [90], [91].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Η συνολικά παραγόμενη πρωτογενής ενέργεια από ΑΠΕ αυξήθηκε περίπου 42% από το 1990 (1,125 εκατ. ΤΙΠ) μέχρι το 2003 (1,598 εκατ. ΤΙΠ). Με όρους ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Διαχείρισης Δεδομένων στον ενεργειακό τομέα, η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών εργοστασίων) αυξήθηκε από 1,77 TWh το 1990 (5,1% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής) σε 4,15 TWh (7,8%) to 2000 και 6,39 TWh το 2003 (11,85%). Με όρους εγκατεστημένης ισχύος ο τομέας της αιολικής ενέργειας –που είναι και ο τομέας με τις περισσότερες επενδύσεις- παρουσίασε αλματώδη πρόοδο τα τελευταία 6 χρόνια. Η εγκατεστημένη ισχύς των ανεμογεννητριών ήταν σχεδόν 550 MW μέχρι το τέλος του 2004, όταν το 1998 ήταν μόλις 40MW. Μέχρι το 2003, αξιοσημείωτη πρόοδος παρατηρήθηκε και στα ηλιακά θερμικά συστήματα με αύξηση 49% της εγκατεστημένης ηλιακής επιφάνειας από το 1995. Μικρότερη πρόοδος επιτεύχθηκε στον τομέα των μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων, της βιομάζας και του βιοαερίου [8].

4.4.4. Εφαρμογή του EMAS και του προτύπου ISO 14001 στην Ελλάδα

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης θεωρούνται από την Ελληνική νομοθεσία πολύ σημαντικά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος σε περιοχές με υψηλή ρύπανση. Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2000 (που τροποποίησε τον αρχικό κανονισμό 1836/93) έγινε σε μεγάλο βαθμό με το Νόμο 2965/2001 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφο 2 του συγκεκριμένου νόμου οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις με υψηλά επίπεδα ρύπανσης στην περιοχή της Αττικής, που εμπίπτουν στην Κοινοτική Οδηγία 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο της ρύπανσης, είναι υποχρεωμένες να εγκαταστήσουν ένα σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS- Eco Management and Audit Scheme) μέσα σε 5 χρόνια από την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου νόμου. Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, οι εγκαταστάσεις με μεσαία επίπεδα ρύπανσης είναι υποχρεωμένες να εγκαταστήσουν είτε σύστημα EMAS είτε ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 κατά την ίδια χρονική περίοδο (η βασική διαφορά του EMAS από το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001 είναι ότι το EMAS επικεντρώνεται όχι μόνο στην εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης, όπως συμβαίνει και με το ISO 14001, αλλά και στην παρακολούθηση και αναφορά της προόδου και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται). Μάλιστα, η Κοινή Υπουργική Απόφαση 28489/2629 όρισε το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αρμόδιο για τη συμμετοχή στο EMAS.

# Επίσης, ο νέος αναπτυξιακός νόμος αναγνωρίζει ότι η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά τις μειώσεις εκπομπών, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ποιότητα του περιβάλλοντος σε περιοχές με υψηλή ρύπανση.

Τα μέσα χρηματοδότησης για την εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης προέρχονται κατά κύριο λόγο από κοινοτικά κονδύλια. Το πιο δημοφιλές εργαλείο χρηματοδότησης για το EMAS είναι το «Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα» (3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). Ειδικότερα, ο άξονας 2 του Προγράμματος για τη «Στήριξη της Επιχειρηματικότητας» εμπεριέχει το Μέτρο 9, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες για την ένταξη τους στο EMAS, ενώ το Μέτρο 5 του δεύτερου Άξονα παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο IS0 14001. Ο βασικός σκοπός αυτών των μέτρων είναι να αυξηθεί δραστικά ο αριθμός των βιομηχανιών που συμμετέχουν στο EMAS ή στο ISO 14001, έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του Νόμου 2965/2001 και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ένα άλλο βασικό εργαλείο χρηματοδότησης για το περιβάλλον είναι το πρόγραμμα LIFE. Το LIFE αποτελείται από τρία υποπρογράμματα, το υποπρόγραμμα για τη φύση, για το περιβάλλον και τις τρίτες χώρες. Το LIFE παρέχει χρηματοδότηση για το 30-50% του συνολικού κόστους για την εφαρμογή του EMAS σε διάφορους τομείς αλλά και τη δοκιμή νέων τρόπων και μεθόδων εφαρμογής του. Από τα 109 έργα του υποπρογράμματος για το περιβάλλον που υιοθετήθηκαν το 2002 τα 8 αφορούσαν αποκλειστικά το EMAS. Ωστόσο, η συμβολή του LIFE στην εγγραφή στο EMAS δεν είναι μόνο οικονομικού χαρακτήρα, καθώς το LIFE εισάγει μια καινοτόμα προσέγγιση στο EMAS με τη συστηματική έρευνα νέων τρόπων υλοποίησης του [92], [93].

Εκτίμηση για το δυναμικό εξοικονόμησης: Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα μόνο δέκα εταιρείες έχουν συμβληθεί με το EMAS. Η Vodafone ήταν η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που εντάχθηκε στο EMAS. Σε σύγκριση με άλλες μικρές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αυστρία, ο αριθμός των δέκα εταιρειών είναι πολύ χαμηλός. Ωστόσο, εκτός από το EMAS, και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τα πρότυπα του ISO 14001 δεν είναι και τόσο δημοφιλές. Από το 1996 μέχρι σήμερα, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης έχει χορηγήσει πιστοποιητικά κατά τα πρότυπα του ISO 14001 σε 60 ελληνικές εταιρείες από διάφορους οικονομικούς τομείς, μεταξύ των οποίων είναι οι TITAN, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ECO-ELDAS κ.α.

Όσο για το πρόγραμμα LIFE, στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί αρκετά έργα στη Λάρισα, το Βόλο, την Πάτρα, την Καρδίτσα, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο και το Πανεπιστήμιο στη Ζάκυνθο, το Δήμο Αμαρουσίου, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο και αλλού [92], [93].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

5.1. Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό πολλές κι εκτενείς μέθοδοι αξιολόγησης δράσεων που εμπίπτουν στον ενεργειακό τομέα και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ενεργειακής εξοικονόμησης και της ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας. Οι κυριότερες από αυτές τις μεθοδολογίες κατατάσσονται στον τομέα της πολυκριτηριακής ανάλυσης και των έμπειρων συστημάτων. Στη συνέχεια γίνεται μια ανασκόπηση των βασικότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.

5.2. Πολυκριτηριακή ανάλυση

5.2.1. Εισαγωγή

Η πολυκριτηριακή ανάλυση έκανε την εμφάνιση της σαν ένα νέο εργαλείο λήψης αποφάσεων τη δεκαετία του ’60. Συνήθως, με την πολυκριτηριακή ανάλυση γίνεται μια συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων και ετερογενών μέτρων. Με αυτή την τεχνική μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα πολυάριθμα κριτήρια (οικονομικά, τεχνολογικά, περιβαλλοντικά, χρηματοδοτικά, κοινωνικά κλπ), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η μονοκριτιριακή προσέγγιση, π.χ. η ανάλυση κόστους-οφέλους κρίνεται ανεπαρκής. Η πολυκριτηριακή ανάλυση μοιάζει πολύ με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της οργανωτικής ανάπτυξης ή στη διοίκηση συστημάτων πληροφόρησης, αλλά και με την ανάλυση κόστους-οφέλους με τη διαφορά ότι δεν ανάγει όλα τα στοιχεία σε μια ενιαία νομισματική βάση.

Επιπλέον, ένα εμπόδιο που συναντάται συχνά στη διαδικασία λήψης ομαδικών αποφάσεων είναι η επίτευξη κοινής συναίνεσης. Με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης τα μέλη της ομάδας δεν είναι αναγκαίο να συμφωνήσουν σχετικά με τη σπουδαιότητα των κριτηρίων και την κατάταξη των εναλλακτικών, καθώς κάθε μέλος μπορεί να εισάγει τις δικές του απόψεις και να έχει μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη συμβολή στην επίτευξη της κοινής τελικής απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του εργαλείου αυτού είναι να αναδομήσει και να συνδυάσει τις διαφορετικές εκτιμήσεις, στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελείται από πολλαπλές επιλογές κι η βαρύτητα που δίνεται στην κάθε επιλογή επηρεάζει την τελική απόφαση σε μεγάλο βαθμό. Είναι, ακόμα, αξιοσημείωτο ότι η πολυκριτηριακή ανάλυση χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει την αιτιολόγηση και την υποκειμενικότητα των διαφορετικών απόψεων σε κάθε περίπτωση. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιείται για να συνθέσει τις διαφορετικές γνώμες, να καθορίσει δομές προτεραιότητας, να αναλύσει αντιφατικές καταστάσεις και να διατυπώσει συστάσεις και λειτουργικές συμβουλές. Οι εφαρμογές της πολυκριτηριακής ανάλυσης περιλαμβάνουν επί παραδείγματι:

- Τη διατύπωση συστάσεων για την ανακατανομή προϋπολογισμών, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας ή διεξαγωγής ενός προγράμματος. Τα μέτρα που κρίνονται λιγότερο αποτελεσματικά επανεξετάζονται με σκοπό τη μείωση των προϋπολογισμών τους ή τη γενικότερη αναδιάρθρωση τους, ενώ γίνονται συστάσεις ώστε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των πιο επιτυχημένων μέτρων.

- Τη διάχυση καλύτερης πρακτικής με τον προσδιορισμό των πεδίων επιτυχίας και των πιο αποτελεσματικών μέτρων ενός προγράμματος. Οι πληροφορίες για τα μέτρα που κρίνονται ως επιτυχημένα μπορούν να διαδοθούν με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν οι αρχές που διευθύνουν ένα πρόγραμμα επιθυμούν να δείξουν στους πολίτες πώς αξιοποιούνται τα κονδύλια ενός προγράμματος. Επιπλέον, η δημοσίευση παραδειγμάτων επιτυχημένων μέτρων μπορεί να χρησιμεύσει και σε υπεύθυνους άλλων προγραμμάτων με παρόμοια μέτρα και διαφορετική χρηματοδότηση.

- Την ανάδραση  στην επιλογή διαφόρων μεθόδων και μέτρων. Η επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης, ο ακριβής ορισμός τους κι η κατανομή βαρών αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Με αυτή την εργασία καθίσταται δυνατή η διατύπωση μιας σαφούς, ολοκληρωμένης και συνεκτικής περιγραφής των προθέσεων και των προτεραιοτήτων των υπεύθυνων του προγράμματος. Είναι εφικτό, επομένως, να χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω αποτελέσματα για την αποστολή μηνυμάτων προς τους υπεύθυνους διαχειριστές.

- Τη βελτίωση της διαδικασίας επιλογής σχεδίων. Είναι σχετικά εύκολο να μεταφερθούν κριτήρια, κλίμακες βαθμολόγησης και κατανομές βαρών στο σύστημα επιλογής σχεδίων, εάν το ίδιο το σύστημα είναι οργανωμένο στη βάση αυτή (scoring-weighting). Με το να βασίζεται το σύστημα επιλογής σχεδίων στην ίδια λογική με την αξιολόγηση κριτηρίων, οι πιθανότητες υιοθέτησης και χρηματοδότησης σχεδίων που συμβάλλουν αποτελεσματικά στις προτεραιότητες ενός προγράμματος είναι αυξημένες.

5.2.2. Συνοπτική παρουσίαση και βήματα της πολυκριτηριακής ανάλυσης

Ένα τυπικό  πολυκριτηριακό πρόβλημα (με πεπερασμένο αριθμό εναλλακτικών δράσεων) μπορεί να περιγραφεί με τον παρακάτω τρόπο: Έστω A ένα πεπερασμένο σύνολο από n εφικτές δράσεις (ή εναλλακτικές), m οι διαφορετικοί τρόποι οπτικής των κριτηρίων αξιολόγησης  , i=1,2,… m που αφορούν σε ένα πρόβλημα απόφασης, όπου η δράση a θεωρείται καλύτερη από τη δράση b (κι οι δύο ανήκουν στο σύνολο A) σύμφωνα με το i-στο κριτήριο αν  . Με αυτό τον τρόπο ένα πρόβλημα απόφασης μπορεί να παραστεί με μορφή ταξινομημένου πίνακα. Δεδομένων των συνόλων A (των εναλλακτικών) και G (των κριτηρίων αξιολόγησης) κι υποθέτοντας την ύπαρξη n εναλλακτικών και m κριτηρίων είναι δυνατό να διαμορφωθεί ένας   πίνακας P που αποκαλείται πίνακας αξιολόγησης ή επιρροής με τυπικό στοιχείο το  (i=1,2,…,m και j=1,2,…,n) που αναπαριστά την αξιολόγηση της j-στής δράσης ως προς το i-στο κριτήριο. Ο πίνακας αξιολογήσεων μπορεί να περιλαμβάνει ποσοτικές ή /και ποιοτικές πληροφορίες.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πολυκριτηριακών μοντέλων είναι ότι μια δράση a μπορεί να είναι καλύτερη από μια δράση b σύμφωνα με ένα κριτήριο και χειρότερη σύμφωνα με ένα άλλο κριτήριο. Όταν στην ανάλυση περιλαμβάνονται πολλά κριτήρια, γενικά, δεν υπάρχει λύση που να βελτιστοποιεί όλα τα κριτήρια ταυτόχρονα. Από μαθηματικής απόψεως υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σύνολο από μη-επικρατούσες (Pareto solutions) βέλτιστες λύσεις που περιγράφεται ως εξής:

L(A, g)= {aЄA/bЄA τέτοιο ώστε η εναλλακτική b να επικρατεί επί του α}, όπου η εναλλακτική b επικρατεί του a αν και εφόσον το μεγιστοποιείται ή  εφόσον το  ελαχιστοποιείται   j=1,2,…,m.

Πρακτικά, ωστόσο, η λύση η οποία επιλέγεται είναι αυτή που ικανοποιεί τον αποφασίζοντα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και συνήθως προκύπτει ως λύση συμβιβασμού μέσω μιας διαδικασίας συνάθροισης των επιμέρους αποτελεσμάτων. O όρος “συμβιβαστική λύση” χρησιμοποιείται με την τεχνική έννοια του όρου, υπονοείται, δηλαδή, μια λύση ισορροπίας μεταξύ των διαφορετικών και αντιφατικών κριτηρίων, κανενός είδους συμβιβασμός μεταξύ των συμμετεχόντων. Ακολούθως παρουσιάζεται η μορφή του πίνακα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται στην πολυκριτηριακή ανάλυση.

Πίνακας 5.1.: Πίνακας αξιολόγησης για την πολυκριτηριακή ανάλυση

|  | Εναλλακτικές δράσεις |
| --- | --- |
| Κριτήρια | Μονάδες | a1 | a2 | a3 | a4 |
|  |  |  |  | … |  |
|  |  | … | … | … | … |
|  |  | … | … | … | … |
|  |  | … | … | … | … |
|  |  | … | … | … | … |
|  |  |  |  | … |  |

Στον πίνακα αυτό οι στήλες αποτελούν τις εναλλακτικές δράσεις, ενώ στις γραμμές απεικονίζεται η απόδοση κάθε εναλλακτικής δράσης ανάλογα με ένα ορισμένο κριτήριο. Οι αποδόσεις των δράσεων στον πίνακα μπορούν να εκφράζονται εκτός από αριθμητικά δεδομένα και με bullets ή χρωματικούς κώδικες, με δυαδικούς όρους (ένα tick μπορεί να επιδεικνύει ικανοποίηση ενός κριτηρίου) ή ακόμα και με ποιοτικές ορολογίες.

5.2.3. Μεθοδολογικό πλαίσιο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων

Βάσει των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα προβλήματα λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, ο χώρος της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων έχει τους ακόλουθους τρεις βασικούς στόχους:

1. Την ανάλυση της ανταγωνιστικής φύσης των κριτηρίων

2. Τη μοντελοποίηση των προτιμήσεων

3. Τον εντοπισμό ικανοποιητικών λύσεων

Για την επίδειξη αυτών των στόχων ο Roy (1996) πρότεινε ένα γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθείται στα πλαίσια της πολυκριτήριας ανάλυσης. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από τέσσερα στάδια και παρουσιάζεται γραφικά στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 5.1.:Το μεθοδολογικό πλαίσιο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων

Όπως είναι εμφανές το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις/ στάδια μεταξύ των οποίων είναι δυνατές οι αναδράσεις. Τα στάδια αυτά αναλύονται στις ενότητες που ακολουθούν [96].

5.2.3.1. Το αντικείμενο της απόφασης

Το πρώτο στάδιο του μεθοδολογικού πλαισίου της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων αφορά τον καθορισμό του συνόλου των εναλλακτικών δραστηριοτήτων και της προβληματικής της ανάλυσης.

Ως «εναλλακτική δραστηριότητα» ή απλά «εναλλακτική» (alternative ή action) ορίζεται κάθε πιθανή επιλογή η οποία αποτελεί λύση του εξεταζόμενου προβλήματος και η οποία πρέπει να αξιολογηθεί ως προς την καταλληλότητα της. Το σύνολο των εναλλακτικών δραστηριοτήτων μπορεί να είναι διακριτό (discrete set), οπότε είναι δυνατή η εξαντλητική (πλήρης) καταγραφή τους, ή συνεχές (continuous set), όπου η εξαντλητική καταγραφή όλων των εναλλακτικών δεν είναι δυνατή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το σύνολο των εναλλακτικών δραστηριοτήτων (συνεχές σύνολο) προσδιορίζεται από το σύνολο των περιορισμών του προβλήματος.

Μετά τον προσδιορισμό του συνόλου των εναλλακτικών δραστηριοτήτων, απαιτείται ο καθορισμός της προβληματικής της ανάλυσης (decision problematic). Γενικά, υπάρχουν τέσσερις προβληματικές που καλύπτουν το σύνολο των πρακτικών περιπτώσεων:

- Προβληματική α (επιλογή, choice): Η προβληματική τύπου α αναφέρεται στην επιλογή μίας ή περισσότερων εναλλακτικών οι οποίες θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλες. Για παράδειγμα, κατά την χωροθέτηση ενός εργοστασίου η προβληματική αφορά την επιλογή της πλέον κατάλληλης τοποθεσίας.

- Προβληματική β (ταξινόμηση, classification/ sorting): Η προβληματική τύπου β αναφέρεται στην ταξινόμηση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων σε προκαθορισμένες ομοιογενείς κατηγορίες. Για παράδειγμα, κατά την αξιολόγηση μιας αίτησης δανειοδότησης το αντικείμενο της ανάλυσης αφορά την αξιολόγηση του αιτούντα (επιχείρηση ή ιδιώτη) και την ταξινόμηση του είτε στην κατηγορία των αποδεκτών αιτήσεων είτε στην κατηγορία των απορριπτέων αιτήσεων.

- Προβληματική γ (κατάταξη, ranking): Η προβληματική τύπου γ αναφέρεται στην κατάταξη των εναλλακτικών δραστηριοτήτων από τις καλύτερες προς τις χειρότερες. Για παράδειγμα, κατά την εισαγωγή των μαθητών σε μια πανεπιστημιακή σχολή απαιτείται η κατάταξη τους βάσει της βαθμολογίας τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

- Προβληματική δ (περιγραφή, description): Η προβληματική τύπου δ αναφέρεται στην περιγραφή των εναλλακτικών δραστηριοτήτων βάσει των επιδόσεων τους στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης.

Η επιλογή της κατάλληλης προβληματικής σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με το πρόβλημα που εξετάζεται. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να απαιτείται ο συνδυασμός δύο προβληματικών για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος [96].

5.2.3.2. Συνεπής οικογένεια κριτηρίων

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας καθορίζεται μια συνεπής οικογένεια κριτηρίων (consistent family of criteria). Ως κριτήριο θεωρείται μια μονότονη συνάρτηση χ, δηλωτική των προτιμήσεων του αποφασίζοντος τέτοια ώστε για κάθε δύο εναλλακτικές   x΄ και x΄΄ να ισχύει:

x΄> x΄΄( x΄ P x΄΄

x΄= x΄΄( x΄ I x΄΄

όπου:

- x΄ και x΄΄ είναι οι επιδόσεις των εναλλακτικών x΄ και  x΄΄ στο κριτήριο x,

-P και I είναι αντίστοιχα οι σχέσεις προτίμησης και αδιαφορίας οριζόμενες έτσι ώστε:

- x΄ P x΄΄( η εναλλακτική x΄ προτιμάται της x΄΄ (προτίμηση)

- x΄  I  x΄΄(οι εναλλακτικές x΄ και x΄΄ είναι ισοδύναμες (αδιαφορία)

Για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των εξεταζόμενων κριτηρίων διαμορφώνει μια συνεπή οικογένεια κριτηρίων. Ένα σύνολο κριτηρίων () θεωρείται ότι διαμορφώνει μια συνεπή οικογένεια κριτηρίων εάν και μόνο εάν διαθέτει τις ακόλουθες τρεις ιδιότητες:

- Μονοτονία (monotonicity): Ένα σύνολο κριτηρίων θεωρείται ότι διαθέτει την ιδιότητα της μονοτονίας εάν και μόνο εάν για οποιεσδήποτε δύο εναλλακτικές x΄ και x΄΄ τέτοιες ώστε   για κάποιο κριτήριο και   για όλα τα υπόλοιπα κριτήρια   (), συμπεραίνεται ότι  x΄ P x΄΄.

- Επάρκεια (exhaustivity): Ένα σύνολο κριτηρίων θεωρείται ότι διαθέτει την ιδιότητα της επάρκειας εάν και μόνο εάν για οποιεσδήποτε δύο εναλλακτικές  x΄ και  x΄΄ τέτοιες ώστε    για όλα τα κριτήρια  , συμπεραίνεται ότι x΄  I  x΄΄.

- Μη πλεονασμός (non-redundancy): Ένα σύνολο κριτηρίων θεωρείται ότι διαθέτει την ιδιότητα του μη πλεονασμού εάν και μόνο εάν η διαγραφή ενός οποιουδήποτε κριτηρίου  οδηγεί σε παραβίαση των ιδιοτήτων της μονοτονίας ή της επάρκειας.

Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η αξιολόγηση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων απαιτεί την ανάλυση παραγόντων που δεν ακολουθούν την ιδιότητα της μονοτονίας όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Για παράδειγμα ο παράγοντας «κόστος» προσδιορίζει μια αρνητική κατάταξη των εναλλακτικών, υπό την έννοια ότι υψηλότερο κόστος υποδεικνύει χειρότερες εναλλακτικές. Στην περίπτωση αυτή μια απλή αλλαγή του προσήμου αρκεί για τη μετατροπή τέτοιων παραγόντων σε μονότονα κριτήρια σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό της μονοτονίας. Επίσης, συχνά χρησιμοποιούνται παράγοντες η μονοτονία των οποίων εμφανίζει μια πιο περίπλοκη δομή και σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται πιο σύνθετες μοντελοποιήσεις [96].

5.2.3.3.  Μοντέλο ολικής προτίμησης

Μετά την ολοκλήρωση των δύο προηγούμενων σταδίων της ανάλυσης (αντικείμενο του προβλήματος, διαμόρφωση συνεπούς οικογένειας κριτηρίων), το επόμενο στάδιο αφορά την κατασκευή και χρησιμοποίηση ενός μοντέλου ολικής προτίμησης (global evaluation model). Ως μοντέλο ολικής προτίμησης θεωρείται η σύνθεση όλων των κριτηρίων έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ανάλυσης ανάλογα με την προβληματική που έχει καθοριστεί. Το μοντέλο ολικής προτίμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για:

1. Τον προσδιορισμό μιας συνολικής αξιολόγησης κάθε εναλλακτικής

2. Την πραγματοποίηση διμερών συγκρίσεων μεταξύ των εναλλακτικών.

3. Τη διερεύνηση του συνόλου των εναλλακτικών λύσεων, όταν αυτό είναι συνεχές.

Η ανάπτυξη του μοντέλου ολικής προτίμησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

- Αλληλεπιδραστικά μέσω της συνεργασίας του αναλυτή με τον αποφασίζοντα. Στην προσέγγιση αυτή ο αποφασίζων καθορίζει ένα σύνολο παραμέτρων σχετικών με την πολιτική λήψης των αποφάσεων που ακολουθεί (για παράδειγμα, τα βάρη των κριτηρίων).

- Αναλύοντας τις αποφάσεις που λαμβάνει ο αποφασίζων έτσι ώστε να αναπτυχθεί το κατάλληλο μοντέλο ολικής προτίμησης που είναι συμβατό με την πολιτική λήψης των αποφάσεων που ακολουθεί ο αποφασίζων. Η προσέγγιση αυτή έχει αρκετές ομοιότητες με τη μεθοδολογία της παλινδρόμησης η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο χώρο της στατιστικής [96].

5.2.4. Διαφορετικές μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη μορφή του μοντέλου ολικής προτίμησης που χρησιμοποιούν αλλά και τη διαδικασία ανάπτυξης του μοντέλου. Βάσει αυτής της θεώρησης, οι Parcalos et al. (1995) πρότειναν την ακόλουθη κατηγοριοποίηση:

- Πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός (multi-objective mathematical programming)

- Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας (multi-attribute utility theory)

- Θεωρία των σχέσεων υπεροχής (outranking relations theory)

- Αναλυτική-συνθετική προσέγγιση (preference disaggregation approach)

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.2., μεταξύ των τεσσάρων αυτών βασικών προσεγγίσεων της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων, οι τρεις τελευταίες, δηλαδή η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας, η θεωρία των σχέσεων υπεροχής και η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση, προσανατολίζονται προς την αντιμετώπιση διακριτών προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Απώτερος στόχος τους, είναι η σύνθεση όλων των κριτηρίων με σκοπό την αξιολόγηση ενός πεπερασμένου συνόλου εναλλακτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις προβληματικές της επιλογής, κατάταξης ή ταξινόμησης. Αντίθετα, ο πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός αποτελεί μια γενίκευση της θεωρίας του μαθηματικού προγραμματισμού σε περιπτώσεις όπου πρέπει να βελτιστοποιηθούν πολλαπλές αντικειμενικές συναρτήσεις. Στο ακόλουθο σχήμα οι συνεχείς γραμμές συμβολίζουν την άμεση συμβολή του κάθε μεθοδολογικού ρεύματος της πολυκριτήριας ανάλυσης στην αντιμετώπιση του υποδεικνυόμενου είδους προβλημάτων λήψης αποφάσεων, ενώ οι διακεκομμένες γραμμές συμβολίζουν έμμεση συμβολή.

Σχήμα 5.2.: Η συμβολή των θεωρητικών ρευμάτων της πολυκριτήριας ανάλυσης στην επίλυση συνεχών και διακριτών προβλημάτων λήψης αποφάσεων.

Όπως βέβαια είναι εμφανές από το παραπάνω σχήμα η συμβολή του κάθε θεωρητικού ρεύματος της πολυκριτήριας ανάλυσης δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση μόνο ενός είδους προβλημάτων λήψης αποφάσεων (συνεχή ή διακριτά). Αναλυτικότερα, η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας, η θεωρία των σχέσεων υπεροχής και η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλεία για την αντιμετώπιση συνεχών προβλημάτων, συμβάλλοντας στην αποτύπωση του συστήματος αξιών και προτιμήσεων του αποφασίζοντος σε ένα μαθηματικό υπόδειγμα. Το υπόδειγμα αυτό χρησιμοποιούμενο σε συνδυασμό με τεχνικές πολυκριτήριου μαθηματικού προγραμματισμού μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση συνεχών προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση συνεχών προβλημάτων (για παράδειγμα καθορισμός της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων το οποίο βελτιστοποιεί τη συνάρτηση χρησιμότητας του επενδυτή). Αντίστοιχα, και ο πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση διακριτών προβλημάτων [96].

5.2.4.1. Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας (multi-attribute utility theory)

Η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας (multi-attribute utility theory) αποτελεί γενίκευση της κλασσικής θεωρίας χρησιμότητας. Ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της πολυκριτηριακής ανάλυσης, η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας αποτέλεσε (και αποτελεί) έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της θεωρητικής ανάπτυξης και πρακτικής εφαρμογής των αρχών της πολυκριτήριας ανάλυσης. Έμμεσα ή άμεσα και τα υπόλοιπα θεωρητικά ρεύματα της πολυκριτήριας ανάλυσης βασίζονται στις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές της πολυκριτήριας θεωρίας χρησιμότητας.

Σκοπός της πολυκριτήριας θεωρίας χρησιμότητας είναι η μοντελοποίηση και αναπαράσταση του συστήματος αξιών που συνειδητά ή ασυνείδητα ακολουθεί ο αποφασίζων, μέσω μιας συνάρτησης αξιών/ χρησιμότητας U(x). Η συνάρτηση αυτή εκφράζεται βάσει του συνόλου των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία καθορίζουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης: U(x)=.Γενικά, οι συναρτήσεις χρησιμότητας είναι μη γραμμικές αύξουσες συναρτήσεις οριζόμενες στο πεδίο τιμών των αντίστοιχων κριτηρίων αξιολόγησης, οι οποίες ικανοποιούν τις ακόλουθες δύο βασικές ιδιότητες.

U (x΄) > U (x΄΄) ( x΄ P x΄΄ (η εναλλακτική x΄ προτιμάται της x΄΄)

U (x΄) = U (x΄΄) ( x΄ Ι x΄΄  (η εναλλακτική x΄ είναι ισοδύναμη της x΄΄)

Η απλούστερη μορφή που μπορεί να λάβει μια συνάρτηση χρησιμότητας είναι η συνάρτηση του σταθμισμένου μέσου, η οποία εκφράζεται ως εξής:

U (x) =.

Στη συνάρτηση αυτή τα   είναι θετικοί αριθμητικοί συντελεστές των κριτηρίων αξιολόγησης οι οποίοι αποδίδουν τη σημαντικότητα (βάρος) του κάθε κριτηρίου. Ιδιαίτερη σημασία για τη σωστή χρήση αυτού του υποδείγματος αποτελεί η σημασία που αποδίδεται στον όρο «σημαντικότητα» για την ερμηνεία των συντελεστών .

Ωστόσο, η κύρια υπόθεση του μοντέλου του προσθετικού μέσου αφορά τη σταθερότητα των παραχωρήσεων μεταξύ των κριτηρίων, πράγμα που δεν ευσταθεί πάντα στην πράξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται η γενίκευση του μοντέλου του προσθετικού μέσου.

Δεδομένων n κριτηρίων αξιολόγησης και υποθέτοντας ότι οι παραχωρήσεις στα κριτήρια προσδιορίζονται από τις επιδόσεις των εναλλακτικών, το μοντέλο του προθετικού μέσου παίρνει τη μορφή μιας προσθετικής συνάρτησης χρησιμότητας (additive utility function) της μορφής:

U (x) =

Η μορφή αυτή είναι παρόμοια με το μοντέλο του προσθετικού όρου, καθώς θέτοντας  , ,…,  προκύπτει τελικά ότι .Ως κλπ συμβολίζονται οι συναρτήσεις μερικών χρησιμοτήτων (marginal utility functions) των δύο κριτηρίων. Οι συναρτήσεις χρησιμοτήτων ουσιαστικά παρέχουν ένα μηχανισμό αναγωγής της κλίμακας μέτρησης κάθε κριτηρίου σε μια νέα κλίμακα αξίας/ χρησιμότητας στο διάστημα [0,1]. Όσο υψηλότερη (κοντά στο 1) είναι η μερική χρησιμότητα μιας εναλλακτικής σε ένα κριτήριο, τόσο καλύτερη θεωρείται η εναλλακτική στο συγκεκριμένο κριτήριο και αντίστροφα.

Οι συναρτήσεις μερικών χρησιμοτήτων μπορούν να έχουν διάφορες μορφές. Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 5.3.: Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα συναρτήσεων μερικών χρησιμοτήτων

Ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να υπάρχει μια προσθετική αναπαράσταση του συστήματος αξιών και προτιμήσεων ενός αποφασίζοντος είναι να ικανοποιείται η ιδιότητα της αντιστοιχίας παραχωρήσεων (corresponding tradeoffs condition). Η έννοια της ιδιότητας αυτής αποδίδεται γραφικά στο Σχήμα 5.4. για δύο κριτήρια x και y.

Σχήμα 5.4.: Η έννοια της αντιστοιχίας παραχωρήσεων

Στο σημείο  ο αποφασίζων είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει α μονάδες στο κριτήριο x προκειμένου να κερδίσει b μονάδες στο κριτήριο y. Αντίστοιχα, στο σημείο  η παραχώρηση α μονάδων στο κριτήριο x ισοδυναμεί με αύξηση c μονάδων στο κριτήριο y. Τέλος, στο σημείο  το κέρδος b μονάδων στο κριτήριο y μπορεί να επιτευχθεί με την παραχώρηση d μονάδων στο κριτήριο x. Τα δύο κριτήρια θα διαθέτουν την ιδιότητα της αντιστοιχίας των παραχωρήσεων εάν και μόνο εάν στο σημείο  η αύξηση του κριτηρίου y κατά c μονάδες ισοδυναμεί με την παραχώρηση d μονάδων στο κριτήριο x. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε τα δύο κριτήρια δεν διαθέτουν την ιδιότητα της αντιστοιχίας των παραχωρήσεων και συνεπώς ο συνδυασμός τους σε μια προσθετική συνάρτηση των παραπάνω μορφών είναι μια εσφαλμένη προσέγγιση. Βέβαια, για αριθμό n κριτηρίων υπάρχουν αναλυτικές μέθοδοι ελέγχου της πιο πάνω ιδιότητας.

Αν κι η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί σε πολλά προβλήματα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και θεωρείται αποτελεσματική, εντούτοις, γενικά, θεωρείται πολύπλοκη και απαιτεί οπωσδήποτε χρόνο και ειδίκευση για την εφαρμογή της. Ωστόσο, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι ότι λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα και την ενσωματώνει στο μοντέλο απόφασης, αλλά και ότι δεν αποδίδει αμοιβαία ανεξαρτησία στις διάφορες δράσεις [96].

5.2.4.2. Θεωρία σχέσεων υπεροχής

Η θεωρία των σχέσεων υπεροχής (outranking relations theory, Roy, 1991, 1996) παρέχει μια εναλλακτική μεθοδολογική προσέγγιση στη σύνθεση πολλαπλών κριτηρίων αξιολόγησης σε σχέση με την πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας που αναλύθηκε προηγουμένως. Σε αντίθεση με την πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας, στόχος της θεωρίας σχέσεων υπεροχής δεν είναι η ανάπτυξη μιας συνάρτησης βαθμολόγησης των εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως η συνάρτηση χρησιμότητας, αλλά η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου που επιτρέπει την πραγματοποίηση διμερών συγκρίσεων μεταξύ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

Η σχέση υπεροχής S είναι μια διμερής σχέση οριζόμενη στο σύνολο των εναλλακτικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε:

x΄ S x΄΄ ( η εναλλακτική x΄ είναι τουλάχιστον εξίσου καλή όσο η x΄΄

Η γενική ιδέα της σχέσης υπεροχής είναι η σύγκριση δύο οποιοδήποτε εναλλακτικών x΄ και  x΄΄ που βασίζεται στην ισχύ των ενδείξεων (θετικές ενδείξεις) που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό «η εναλλακτική x΄ είναι τουλάχιστον εξίσου καλή όσο η x΄΄ » καθώς και στην ισχύ των ενδείξεων κατά του ισχυρισμού αυτού (αρνητικές ενδείξεις). Εφόσον η ισχύς των θετικών ενδείξεων είναι υψηλή και ταυτόχρονα η ισχύς των αρνητικών ενδείξεων είναι περιορισμένη, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει η σχέση υπεροχής x΄ S x΄΄, δηλαδή ότι η x΄ είναι τουλάχιστον εξίσου καλή όσο η x΄΄.

Αυτή η γενική έννοια και ορισμός της σχέσης υπεροχής υιοθετείται από όλες τις μεθοδολογίες της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο.

Όλες οι μέθοδοι της θεωρίας σχέσεων υπεροχής λειτουργούν σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο αναπτύσσεται η σχέση υπεροχής βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο αποφασίζων, ενώ στο δεύτερο στάδιο χρησιμοποιούνται ευρετικές διαδικασίες για την αξιοποίηση της σχέσης υπεροχής με σκοπό την αξιολόγηση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων (επιλογή, κατάταξη, ταξινόμηση).  Παρακάτω παρουσιάζονται δύο βασικές οικογένειες μεθόδων από το χώρο της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής, οι μέθοδοι ELECTRE (Roy, 1968, 1991, 1996) και PROMETHEE (Brans and Vicke, 1985).

1. Η μέθοδος ELECTRE I. Στόχος της μεθόδου ELECTRE I είναι η ανάπτυξη και χρήση μιας κατάλληλης σχέσης υπεροχής για τον εντοπισμό της(των) πλέον κατάλληλης(ων) εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της μεθόδου αυτής αναπτύσσεται μια σχέση υπεροχής S προκειμένου να υλοποιηθούν διμερείς συγκρίσεις μεταξύ των εξεταζόμενων εναλλακτικών δραστηριοτήτων και να επαληθευτούν ισχυρισμοί της μορφής «η εναλλακτική   είναι τουλάχιστον εξίσου καλή  με την εναλλακτική ». Η ανάπτυξη της σχέσης υπεροχής υλοποιείται σε δύο φάσεις οι οποίες αφορούν τον έλεγχο συμφωνίας (concordance test) και τον έλεγχο ασυμφωνίας (discordance test).

Στόχος του ελέγχου συμφωνίας είναι η αξιολόγηση των ενδείξεων που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό «η εναλλακτική  είναι τουλάχιστον εξίσου καλή  με την εναλλακτική ». Για το σκοπό αυτό ελέγχονται οι επιδόσεις των δύο εναλλακτικών στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης. Περιπτώσεις όπου   (η επίδοση  της  στο κριτήριο  είναι τουλάχιστον ίση με την επίδοση  της  στο ίδιο κριτήριο) θεωρείται ότι υποστηρίζουν τον παραπάνω ισχυρισμό. Ο δείκτης συμφωνίας υπολογίζεται ως εξής:

όπου F είναι το σύνολο των κριτηρίων για τα οποία.

Στον υπολογισμό του δείκτη συμφωνίας ως   συμβολίζεται το βάρος του κριτηρίου . Τα βάρη των κριτηρίων θεωρούνται ως θετικοί πραγματικοί αριθμοί έτσι ώστε   . Σε αντίθεση με την πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας, στη θεωρία των σχέσεων υπεροχής τα βάρη των κριτηρίων δεν υποδηλώνουν βαθμούς παραχώρησης. Τα βάρη στην περίπτωση αυτή ουσιαστικά υποδηλώνουν την ισχύ κάθε κριτηρίου σε μια διαδικασία «ψηφοφορίας» μεταξύ των κριτηρίων. Για παράδειγμα, εάν όλα τα κριτήρια είναι ισοβαρή, τότε ένας δείκτης συμφωνίας  υποδηλώνει ότι το 60% των κριτηρίων υποστηρίζει την υπεροχή της  έναντι της . Εάν τα κριτήρια δεν είναι ισοβαρή, το ίδιο αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι το 60% των «ψήφων» των κριτηρίων υποστηρίζει την υπεροχή της  έναντι της .

Από τον ορισμό του δείκτη συμφωνίας οι τιμές που παίρνει κυμαίνονται στο διάστημα από 0 έως 1. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη (κοντά στο 1) τόσο ισχυρότερες ενδείξεις υπάρχουν που υποστηρίζουν την υπεροχή της  έναντι της  και το αντίθετο. Για την αποσαφήνιση του αριθμητικού αποτελέσματος του δείκτη συμφωνίας τίθεται ένα κατώφλι s (κατώφλι συμφωνίας – concordance mail), τέτοιο ώστε εάν  τότε θεωρείται ότι υπάρχουν ουσιαστικές θετικές ενδείξεις υπέρ της υπεροχής της . Διαφορετικά, εάν , τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές  θετικές ενδείξεις υπέρ της  υπεροχής της  και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ότι   (η  δεν είναι τουλάχιστον εξίσου καλή με την εναλλακτική .

Το κατώφλι συμφωνίας είναι μια τεχνική παράμετρος της μεθόδου οριζόμενη στο διάστημα [0,1]. Πρακτικά, το κατώφλι s αναπαριστά την αυστηρότητα της αξιολόγησης. Εάν για παράδειγμα τεθεί  , αυτό σημαίνει ότι για να επιβεβαιωθεί η υπεροχή της  θα πρέπει να υπάρχει σχεδόν «ομοφωνία» των κριτηρίων που να την υποστηρίζει (αυστηρή αξιολόγηση). Αντίθετα, όσο μικρότερη τιμή τεθεί για το s, τόσο πιο «χαλαρά» γίνεται η αξιολόγηση. Τιμές του s μικρότερες του 0.5 πρακτικά δεν έχουν νόημα. Μια συνήθης επιλογή είναι να τεθεί το s στο διάστημα [0.6, 0.7].

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συμφωνίας, η ανάπτυξη της σχέσης υπεροχής προχωρά στο δεύτερο στάδιο το οποίο αφορά τον έλεγχο ασυμφωνίας. Στον έλεγχο αυτό εξετάζεται η ισχύς των ενδείξεων κατά της υπεροχής της  έναντι της . Ο έλεγχος συμφωνίας είναι ουσιαστικά αντίστοιχος με τον κανόνα της πλειοψηφίας σε μια κοινή ψηφοφορία με βάρη. Είναι όμως χρήσιμο να εξεταστεί αν η «μειοψηφία» έχει τη δυνατότητα veto το οποίο αναιρεί την απόφαση της «πλειοψηφίας». Αυτός είναι ο στόχος του ελέγχου ασυμφωνίας.

Όπως στον έλεγχο συμφωνίας, έτσι και στο δεύτερο αυτό έλεγχο, δεδομένου ενός ζεύγους εναλλακτικών  και , εξετάζονται οι επιδόσεις των δύο εναλλακτικών στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης. Περιπτώσεις όπου  θεωρείται ότι είναι σε αντίθεση με την υπεροχή της  έναντι της . Ο δείκτης ασυμφωνίας (discordance test) για κάθε κριτήριο  υπολογίζεται ως εξής:

εάν    και

εάν

Η παράμετρος   είναι μια επιπλέον παράμετρος η οποία προσδιορίζει το κατώφλι veto (veto threshold) και προσδιορίζεται από τον αποφασίζοντα. Θεωρώντας ότι ένα κριτήριο  έχει τη δυνατότητα veto, το κατώφλι veto προσδιορίζει την ελάχιστη διαφορά  πάνω από την οποία η υπεροχή της  έναντι της  στο κριτήριο  είναι τόσο ουσιαστική ώστε να αποκλείσει της υπεροχή της , ανεξαρτήτως των επιδόσεων των εναλλακτικών στα υπόλοιπα κριτήρια (veto). Προφανώς δεν είναι απαραίτητο κάθε κριτήριο να έχει τη δυνατότητα veto. Αυτό εξαρτάται από τη φύση των κριτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο τα εξετάζει ο αποφασίζων.

Βάσει των δύο ελέγχων συμφωνίας και ασυμφωνίας, η σχέση υπεροχής αναπτύσσεται ως εξής:

και

Δηλαδή ο ισχυρισμός «η εναλλακτική  είναι τουλάχιστον εξίσου καλή με την εναλλακτική » θεωρείται ότι ισχύει εάν και μόνο εάν η ισχύς των θετικών ενδείξεων υπέρ της υπεροχής της  είναι υψηλή () και ταυτόχρονα δεν τίθεται veto από κάποιο κριτήριο (). Εάν δεν πληρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι .

Στο δεύτερο στάδιο της μεθόδου ELECTRE I γίνεται χρήση της σχέσης υπεροχής με σκοπό την αξιολόγηση των εναλλακτικών. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζεται ένα γράφημα υπεροχής (outranking graph), οι κορυφές του οποίου αντιστοιχούν στις υπό εξέταση εναλλακτικές, ενώ κάθε τόξο από την κορυφή  στην κορυφή  (() υποδηλώνει τη σχέση υπεροχής . Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες αντιστοιχούν στις σχέσεις προτίμησης (P), αδιαφορίας (I) και ασυγκριτότητας (R ).

Σχήμα 5.5.: Σχέσεις προτίμησης, αδιαφορίας και ασυγκριτότητας σε ένα γράφημα υπεροχής

Κάθε γράφημα το οποίο δεν έχει κυκλώματα (κλειστές διαδρομές τόξων) έχει πυρήνα ο οποίος, μάλιστα, είναι μοναδικός. Αντίθετα, στην περίπτωση που το γράφημα υπεροχής έχει κυκλώματα ο εντοπισμός του πυρήνα μπορεί να μην είναι προφανής, ενώ είναι πιθανό να μην υπάρχει πυρήνας, οπότε είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν τα κυκλώματα με εικονικές κορυφές για να διευκολυνθεί η ανάλυση.

2. Η μέθοδος ELECTRE III. Η μέθοδος ELECTRE III επεκτείνει το μεθοδολογικό πλαίσιο της ELECTRE I σε περιπτώσεις όπου στόχος της ανάλυσης είναι η κατάταξη των εναλλακτικών από τις καλύτερες προς τις χειρότερες.

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της ELECTRE III, παρόμοια με την ELECTRE I, αναπτύσσεται η σχέση υπεροχής με βάση τους ελέγχους συμφωνίας και ασυμφωνίας. Για το σκοπό αυτό ελέγχονται οι επιδόσεις δύο εναλλακτικών  και  στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης και υπολογίζεται ο δείκτης συμφωνίας (concordance index) ως εξής:

Στον υπολογισμό του δείκτη συμφωνίας C συμμετέχει ο μερικός δείκτης συμφωνίας  για το κριτήριο . Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής (Σχήμα 5.6.):

,  αν

αν

,  αν

Τα   και   είναι τα κατώφλια προτίμησης και αδιαφορίας για το κριτήριο. Το κατώφλι προτίμησης (preference threshold) αναπαριστά τη μέγιστη διαφορά  κάτω από την οποία δεν ισχύει η πρόταση «η  είναι τουλάχιστο εξίσου καλή όσο και η  στο κριτήριο ». Αντίστοιχα, το κατώφλι αδιαφορίας (indifference threshold) αναπαριστά την ελάχιστη διαφορά  πάνω από την οποία η πρόταση «η  είναι τουλάχιστο εξίσου καλή όσο και η  στο κριτήριο » ισχύει με απόλυτη βεβαιότητα. Προφανώς, τα δύο αυτά κατώφλια ορίζονται έτσι ώστε  .

Σχήμα 5.6.: Μερικός δείκτης συμφωνίας στη μέθοδο ELECTRE III

Ο δείκτης ασυμφωνίας κατασκευάζεται για κάθε κριτήριο εισάγοντας ένα κατώφλι veto   ως εξής (Σχήμα 5.7.):

αν

αν

,    αν

Το κατώφλι veto () αναπαριστά την ελάχιστη διαφορά  πάνω από την οποία το κριτήριο  θέτει veto στην υπεροχή της  έναντι της .

Σχήμα 5.7.: Ο δείκτης ασυμφωνίας στη μέθοδο ELECTRE III

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων συμφωνίας και ασυμφωνίας, τα αποτελέσματα τους συνδυάζονται με τον υπολογισμό του δείκτη αξιοπιστίας (credibility index)  , ο οποίος αποδίδει ένα συνολικό μέγεθος της υπεροχής της  έναντι της . Ο υπολογισμός του δείκτη αξιοπιστίας πραγματοποιείται ως εξής:

,   αν    και

, αν ,

όπου F είναι το σύνολο των κριτηρίων για τα οποία δηλαδή  .

Έχοντας αναπτύξει τη σχέση υπεροχής, η εκμετάλλευση της στα πλαίσια της μεθόδου ELECTRE III πραγματοποιείται με την ανάπτυξη δύο κατατάξεων των εναλλακτικών. Πριν όμως την ανάπτυξη αυτών των κατατάξεων αποσαφηνίζεται η σχέση υπεροχής που αναπτύχθηκε. Για το σκοπό αυτό εισάγεται το κατώφλι  έτσι ώστε εάν   τότε  ,  διαφορετικά .

Με την αποσαφήνιση αυτής της σχέσης υπεροχής, η πρώτη κατάταξη  αναπτύσσεται με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Για κάθε εναλλακτική  εντοπίζεται το σύνολο  έναντι των οποίων υπερέχει η . Αντίστοιχα, προσδιορίζεται το σύνολο  των εναλλακτικών οι οποίες υπερέχουν της  .

2. Για κάθε εναλλακτική προσδιορίζεται η διαφορά   όπου ως   συμβολίζεται το πλήθος των εναλλακτικών σε κάθε σύνολο.

3. Καθορίζεται το σύνολο  με τις εναλλακτικές με την υψηλότερη διαφορά . Εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν  τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία από το βήμα (1) εξαιρώντας όμως τώρα από την ανάλυση την εναλλακτική που εντάχθηκε στο σύνολο .

- Εάν τότε επαναλαμβάνονται τα παρακάτω βήματα εντός του συνόλου  και προσδιορίζεται το υποσύνολο εναλλακτικών του  με την υψηλότερη διαφορά  (σύνολο ). Εάν  τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία για το σύνολο , διαφορετικά η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το σύνολο . Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται μέχρι τον πλήρη έλεγχο του  και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται για το σύνολο .

Η δεύτερη κατάταξη  αναπτύσσεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση, στο βήμα (2) της διαδικασίας εξετάζονται οι εναλλακτικές με τη χαμηλότερη διαφορά .

Η τελική κατάταξη καθορίζεται ως η τομή των δύο κατατάξεων. Ειδικότερα, θεωρώντας δύο εναλλακτικές  και , και συμβολίζοντας ως  τις σχέσεις προτίμησης και αδιαφορίας βάσει της κατάταξης  και αντίστοιχα ως  τις σχέσεις προτίμησης και αδιαφορίας βάσει της κατάταξης , καθορίζονται οι ακόλουθες σχέσεις στην τελική κατάταξη των εναλλακτικών:

1.

2.

3.

4.

5.   διαφορετικά

3. Η μέθοδος ELECTRE TRI. Η μέθοδος ELECTRE TRI αποτελεί μια προσαρμογή της μεθόδου ELECTRE III στην περίπτωση προβλημάτων ταξινόμησης. Σε προβλήματα ταξινόμησης στόχος δεν είναι η πραγματοποίηση διμερών συγκρίσεων μεταξύ των εναλλακτικών, αλλά η ταξινόμηση τους σε προκαθορισμένες κατηγορίες  . Οι κατηγορίες ορίζονται κατά διατεταγμένο τρόπο, θεωρώντας ότι η κατηγορία  περιλαμβάνει τις περισσότερο προτιμητέες εναλλακτικές δραστηριότητες (καλύτερη κατηγορία), ενώ η κατηγορία  περιλαμβάνει τις λιγότερο προτιμητέες εναλλακτικές δραστηριότητες (χειρότερη κατηγορία). Η μέθοδος θεωρεί ότι κάθε κατηγορία διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες μέσω μιας «εικονικής» εναλλακτικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί το διαχωριστικό όριο μεταξύ των κατηγοριών. Κάθε τέτοια δραστηριότητα/ όριο αποτελεί ένα πρότυπο αναφοράς  (reference profile), το οποίο διαχωρίζει τις κατηγορίες  και  (Σχήμα 5.8.). Ουσιαστικά το πρότυπο  είναι το κάτω όριο της κατηγορίας  και το πρότυπο   είναι το άνω όριο της κατηγορίας. Κάθε πρότυπο  μπορεί να θεωρηθεί ως ένα διάνυσμα αποτελούμενο από τις τιμές των κριτηρίων αξιολόγησης που διαχωρίζουν τις κατηγορίες  και : . Οι διαχωριστικές τιμές  των κριτηρίων θεωρούνται ως τα επιμέρους πρότυπα που διαχωρίζουν τις κατηγορίες βάσει των κριτηρίων   . Η υπόθεση ότι οι κατηγορίες είναι διατεταγμένες επιβάλλει ο καθορισμός των προτύπων να γίνει έτσι ώστε   για κάθε   και  .

Η σύγκριση κάθε εναλλακτικής δραστηριότητας με τα πρότυπα αναφοράς είναι αυτή που οδηγεί και στην ταξινόμηση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων στις προκαθορισμένες κατηγορίες. Η πραγματοποίηση της σύγκρισης αυτής βασίζεται στους ελέγχους συμφωνίας και ασυμφωνίας όπως αυτοί παρουσιάστηκαν προηγούμενα για την μέθοδο ELECTRE III.

Σχήμα 5.8.: Τα πρότυπα αναφοράς στη μέθοδο ELECTRE TRI

4. Μέθοδοι PROMETHEE. Οι μέθοδοι της οικογένειας PROMETHEE αναπτύχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με τις μεθόδους PROMETHEE I και II, οι οποίες παραμένουν μέχρι και σήμερα ιδιαίτερα δημοφιλείς στο χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων. Οι δύο αυτές μέθοδοι αποφάσεων βασίζονται στην ίδια ακριβώς μεθοδολογία κατά την ανάπτυξη της σχέσης υπεροχής και διαφοροποιούνται μόνο στη φάση της εκμετάλλευσης της σχέσης που αναπτύσσεται.

Η φάση της ανάπτυξης της σχέσης υπεροχής βασίζεται στον προσδιορισμό του δείκτη προτίμησης (preference index)  για κάθε ζεύγος εναλλακτικών δραστηριοτήτων  και . Ο δείκτης αυτός ορίζεται παρόμοια με το δείκτη συμφωνίας στις μεθόδους ELECTRE:

Ο μερικός δείκτης προτίμησης  για το κριτήριο ορίζεται συναρτήσει της διαφοράς  μεταξύ των επιδόσεων των δύο εναλλακτικών στο κριτήριο. Ειδικότερα:

,   αν    και

,  αν

Για τη μορφή της συνάρτησης  έχουν προταθεί έξι γενικευμένα κριτήρια (generalized criteria). Τα  κριτήρια αυτά είναι:

1.  Το σύνηθες κριτήριο (usual criterion): Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο αποφασίζων είναι αδιάφορος μεταξύ δύο εναλλακτικών  και  στο κριτήριο  εάν και μόνο εάν . Διαφορετικά εάν  ο αποφασίζων θεωρεί ότι υπάρχει σαφής προτίμηση της  έναντι της . Η συνάρτηση , στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

εάν   και

εάν

2. Το σχεδόν κριτήριο (quasi criterion): Σύμφωνα με το γενικευμένο αυτό κριτήριο, ο αποφασίζων θεωρεί ότι υπάρχει αδιαφορία μεταξύ δύο εναλλακτικών  και  στο κριτήριο , όταν η διαφορά  δεν υπερβαίνει ένα κατώφλι αδιαφορίας . Διαφορετικά υπάρχει σαφής προτίμηση. Για τη χρησιμοποίηση αυτού του γενικευμένου κριτηρίου, θα πρέπει να καθοριστεί το κατώφλι αδιαφορίας. Η συνάρτηση , στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

εάν    και

εάν

3. Το γραμμικής προτίμησης κριτήριο (criterion with linear preference): Ο αποφασίζων χρησιμοποιώντας το γενικευμένο αυτό κριτήριο θεωρεί ότι εφόσον η διαφορά  είναι μικρότερη από ένα κατώφλι προτίμησης , τότε η προτίμηση του για την εναλλακτική  αυξάνει γραμμικά συναρτήσει της διαφοράς . Όταν η διαφορά  υπερβεί το κατώφλι προτίμησης , τότε υπάρχει σαφής προτίμηση. Η συνάρτηση , στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

,  εάν  και

εάν

4.Το κριτήριο επιπέδου (level criterion): Στο γενικευμένο αυτό κριτήριο χρησιμοποιείται τόσο το κατώφλι αδιαφορίας, όσο και το κατώφλι προτίμησης. Εφόσον η διαφορά  βρίσκεται μέσα στο διάστημα [,], τότε υπάρχει ελαφρά προτίμηση για την εναλλακτική . Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις που έγιναν στα προηγούμενα δύο γενικευμένα κριτήρια. Δηλαδή όταν η διαφορά  είναι μικρότερη του, τότε υπάρχει αδιαφορία μεταξύ των συγκεκριμένων εναλλακτικών, ενώ όταν η διαφορά  είναι μεγαλύτερη από το κατώφλι προτίμησης, τότε υπάρχει σαφής προτίμηση για τη . Η συνάρτηση , στην περίπτωση αυτή ορίζεται ως εξής:

εάν

εάν

εάν

5. Το κριτήριο γραμμικής προτίμησης και περιοχής αδιαφορίας (criterion with linear preference and indifference area): Ο αποφασίζων στην περίπτωση αυτή θεωρεί ότι η προτίμηση του αυξάνει γραμμικά από την αδιαφορία στη σαφή προτίμηση, όταν η διαφορά  βρίσκεται μεταξύ του ορίου αδιαφορίας και του ορίου προτίμησης. Η συνάρτηση  στην περίπτωση αυτή ορίζεται ως εξής:

εάν

εάν   και

εάν

6. Το κριτήριο του Gauss (Gaussian criterion): Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι προτιμήσεις του αποφασίζοντα περιγράφονται από μια συνεχή συνάρτηση της ακόλουθης μορφής (ως σ συμβολίζεται η παράμετρος που καθορίζει το σημείο αλλαγής στην καμπή της συνάρτησης):

Με τον καθορισμό της συνάρτησης  με βάση τις παραπάνω επιλογές είναι δυνατός ο υπολογισμός του δείκτη προτίμησης  για κάθε ζεύγος εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Ο δείκτης προτίμησης παίρνει τιμές από το διάστημα [0,1], έτσι ώστε:

1.  «οριακή περιοχή της  έναντι της ».

2.  «ισχυρή περιοχή της  έναντι της ».

Κατά την εκμετάλλευση της σχέσης υπεροχής υπολογίζονται τα ακόλουθα σχετικά μεγέθη για κάθε εναλλακτική .

1. Ροή εισόδου (entering flow):

2. Ροή εξόδου (leaving flow):

3. Καθαρή ροή (net flow):

Η ροή εξόδου  δείχνει την υπεροχή της εναλλακτικής  ως προς όλες τις υπόλοιπες εναλλακτικές, ενώ η ροή εισόδου  αναπαριστά την υπεροχή όλων των υπόλοιπων εναλλακτικών έναντι της . Η καθαρή ροή αποτελεί ένα συνολικό μέγεθος αξιολόγησης της εναλλακτικής  έναντι όλων των υπόλοιπων εξεταζόμενων εναλλακτικών.

Βάσει των παραπάνω ροών, στη μέθοδο PROMETHEE I αναπτύσσονται δύο κατατάξεις. Η πρώτη κατάταξη  αναπτύσσεται βάσει των ροών εισόδου, η δεύτερη κατάταξη  αναπτύσσεται βάσει των ροών εξόδου κι η τελική κατάταξη προκύπτει ως η τομή των δύο κατατάξεων.

Αντίθετα με τη μέθοδο PROMETHEE I, στην PROMETHEE II, υπάρχει μια κατάταξη των εναλλακτικών με βάση τις συνολικές τους ροές [96].

5.2.4.3. Πολυκριτήριος γραμμικός προγραμματισμός (multi-objective linear programming)

Ο γραμμικός προγραμματισμός (linear programming, Dantzig, 1998) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεθοδολογικά εργαλεία στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας με πλήθος πρακτικών και ερευνητικών εφαρμογών. Η γενική μορφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στο χώρο του γραμμικού προγραμματισμού είναι η ακόλουθη:

Υπό τους περιορισμούς:

,  ,  όπου:

-  είναι το διάνυσμα (διαστάσεων n*1) των μεταβλητών απόφασης (decision variables) οι οποίες πρέπει να καθοριστούν από την επίλυση του παραπάνω γραμμικού προβλήματος.

-  είναι το διάνυσμα (διαστάσεωνn*1) των συντελεστών των μεταβλητών απόφασης στην αντικειμενική συνάρτηση  f  του γραμμικού προβλήματος.

-  είναι ένας πίνακας διαστάσεων m*n με τους συντελεστές των μεταβλητών απόφασης στους περιορισμούς του γραμμικού προβλήματος (γραμμικοί περιορισμοί).

-  είναι το διάνυσμα (διαστάσεων m*1) με τα δεξιά μέλη των περιορισμών.

Προβλήματα αυτής της μορφής απαντώνται σε πολλά πεδία εφαρμογών. Θεωρώντας ότι υπάρχει ένας και μοναδικός στόχος, η επίλυση προβλημάτων της παραπάνω μορφής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες μεθοδολογικές δυσκολίες. Ο ορισμός της βέλτιστης λύσης προσδιορίζεται εύκολα από τον στόχο του προβλήματος (αντικειμενική συνάρτηση) και αρκεί η χρήση γνωστών τεχνικών (μέθοδος Simplex) για τον εντοπισμό της βέλτιστης λύσης, η οποία ικανοποιεί ταυτόχρονα και τους περιορισμούς.

Ο πολυκριτήριος γραμμικός προγραμματισμός (multi-objective linear programming, Steuer, 1986) επεκτείνει το πλαίσιο του γραμμικού προγραμματισμού στην περίπτωση όπου υπάρχουν πολλαπλές αντικειμενικές συναρτήσεις. Στην περίπτωση αυτή η γενική μορφή του προβλήματος διατυπώνεται ως εξής:

Υπό τους περιορισμούς:

,

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην περίπτωση αυτή αφορά την αδυναμία εντοπισμού βέλτιστης λύσης, δεδομένου ότι η λύση που βελτιστοποιεί κάποια από τις αντικειμενικές συναρτήσεις δεν είναι συνήθως βέλτιστη για τις υπόλοιπες. Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, η έννοια της βέλτιστης λύσης αντικαθίσταται από την έννοια της αποτελεσματικής λύσης (efficient solution), η οποία με τη σειρά της βασίζεται στην έννοια της κυριαρχίας (dominance).

Με βάση την έννοια της κυριαρχίας μια λύση  θεωρείται αποτελεσματική εάν και μόνο εάν δεν υπάρχει καμία άλλη εφικτή λύση ΄ τέτοια ώστε ΄ D. Οι αποτελεσματικές λύσεις σε ένα πρόβλημα πολυκριτήριου γραμμικού προγραμματισμού είναι συνήθως πολλές, διαμορφώνοντας έτσι ένα σύνολο αποτελεσματικών λύσεων (efficient set). Στόχος της ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός αυτού του συνόλου κι η ανάλυση του ώστε να υποστηριχθεί ο αποφασίζων στην επιλογή της αποτελεσματικής λύσης η οποία ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του και στην πολιτική που ακολουθεί.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού πραγματοποιείται με διάφορες μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο του πολυκριτήριου γραμμικού προγραμματισμού, οι οποίες λειτουργούν επαναληπτικά και αλληλεπιδραστικά απαιτώντας τη συνεργασία του αποφασίζοντα. Συχνά πριν την εφαρμογή τέτοιων μεθοδολογιών είναι χρήσιμη μια προκαταρκτική ανάλυση του προβλήματος ώστε να συλλεχθούν ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον αποφασίζοντα στην κατανόηση του προβλήματος, αλλά πιθανόν να χρησιμοποιηθούν και στη μεθοδολογία που εφαρμόζεται.

Σε ένα πρόβλημα πολυκριτήριου γραμμικού προγραμματισμού η ιδεατή λύση δεν μπορεί να είναι εφικτή, καθώς εάν ήταν εφικτή τότε το πρόβλημα δε θα ήταν πολυκριτήριο και θα μπορούσε να αναχθεί σε ένα απλό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού. Ο πλήρης προσδιορισμός της ιδεατής λύσης απαιτεί την επιλογή k απλών γραμμικών προγραμμάτων καθένα από τα οποία έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση μιας εκ των αντικειμενικών συναρτήσεων [96].

5.2.4.4. Αναλυτική-συνθετική προσέγγιση

Όπως παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες, τα δύο βασικά μεθοδολογικά ρεύματα της πολυκριτήριας ανάλυσης τα οποία επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση προβλημάτων αξιολόγησης ενός πεπερασμένου συνόλου εναλλακτικών δραστηριοτήτων, δηλαδή η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας και η θεωρία σχέσεων υπεροχής, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη μοντελοποίηση και αναπαράσταση του συστήματος αξιών και προτιμήσεων του αποφασίζοντος μέσω μιας προκαθορισμένης μαθηματικής μορφής (συνάρτηση χρησιμότητας ή σχέση υπεροχής).

Αντίθετα, η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση (preference disaggregation approach, Jacquet-Lagreze and Siskos, 1983, 2001) προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ενός γενικού μεθοδολογικού πλαισίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για την ανάλυση των αποφάσεων που λαμβάνει ο αποφασίζων έτσι ώστε να καθοριστεί το κατάλληλο υπόδειγμα σύνθεσης των κριτηρίων το οποίο ανταποκρίνεται στο σύστημα αξιών και προτιμήσεων του αποφασίζοντα.

Ουσιαστικά, η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση αντιμετωπίζει τα προβλήματα λήψης αποφάσεων μέσω μιας ακριβώς αντίθετης διαδικασίας σε σχέση με αυτή που ακολουθείται από την πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας και τη θεωρία σχέσεων υπεροχής. Πιο συγκεκριμένα, τόσο η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας όσο και η θεωρία των σχέσεων υπεροχής, σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τον αποφασίζοντα στη σύνθεση των κριτηρίων αξιολόγησης, μέσω ενός προκαθορισμένου υποδείγματος το οποίο έχει τη μορφή μιας συνάρτησης χρησιμότητας ή μιας σχέσης υπεροχής. Αυτή είναι μια εμπρόσθια διαδικασία, η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση με τον αποφασίζοντα. Ο αποφασίζων καθορίζει όλες τις παραμέτρους του υποδείγματος σύνθεσης των κριτηρίων, υποστηριζόμενος από έναν εξειδικευμένο αναλυτή, ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογική προσέγγιση.

Αντίθετα, η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση ακολουθεί μια ανάστροφη διαδικασία. Θεωρεί ότι ο αποφασίζων ακολουθεί (συνειδητά ή ασυνείδητα) ένα σύστημα αξιών και προτιμήσεων, το οποίο τον οδηγεί στις αποφάσεις που λαμβάνει. Η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση δεν προσπαθεί να εντοπίσει τις αποφάσεις αυτές ζητώντας από τον αποφασίζοντα να καθορίσει, άμεσα, πληροφορίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν, κάτι το οποίο ουσιαστικά γίνεται στην ανάπτυξη των υποδειγμάτων σύνθεσης των κριτηρίων βάσει της πολυκριτήριας θεωρίας χρησιμότητας και της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής, αλλά προσπαθεί να εντοπίσει τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσω της ανάλυσης σχέσης μεταξύ των αποφάσεων και των επιδόσεων των εναλλακτικών δραστηριοτήτων στα κριτήρια αξιολόγησης. Η ανάλυση αυτή οδηγεί στον καθορισμό όλων των παραμέτρων του υποδείγματος σύνθεσης των κριτηρίων, έτσι ώστε το αναπτυσσόμενο υπόδειγμα να αναπαράγει τις αποφάσεις του αποφασίζοντος με τον πλέον πιστό τρόπο.

Το επόμενο σχήμα τονίζει την προαναφερθείσα ουσιαστική διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης και των άλλων διακριτών πολυκριτήριων προσεγγίσεων (πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας, θεωρία των σχέσεων υπεροχής). Η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας και η θεωρία των σχέσεων υπεροχής, ουσιαστικά συνθέτουν τα δεδομένα ενός προβλήματος, ώστε να καταλήξουν στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ, αντίθετα, η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση αναλύει τα υπάρχοντα δεδομένα (σύνολο αναφοράς) ώστε να εντοπίσει το υπόδειγμα που αναπαριστά όσο πιο πιστά γίνεται το σύστημα αξιών και προτιμήσεων του αποφασίζοντος.

Σχήμα 5.9.: Η διαδικασία της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης έναντι των διαδικασιών

της πολυκριτήριας θεωρίας χτησιμότητας και της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής

Οι βάσεις της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης εντοπίζονται στη διαπίστωση των προβλημάτων που συχνά παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία απόσπασης από τους αποφασίζοντες, πληροφοριών σχετικών με το σύστημα αξιών και προτιμήσεων που τους διέπει. Πολλές φορές οι αποφασίζοντες αδυνατούν να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε γιατί απλά αδυνατούν να αποσαφηνίσουν επακριβώς τις παραμέτρους που ασυνείδητα λαμβάνουν υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων τους. Αντίθετα, είναι συνήθως πολύ ευκολότερο να διατυπώσουν τις ίδιες τις αποφάσεις που λαμβάνουν, χωρίς να καθορίσουν καμιά επιπλέον παράμετρο που να σχετίζεται με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Στα πλαίσια της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης είναι δυνατή η αξιοποίηση κάθε μορφής που μπορούν να έχουν οι αποφάσεις αυτές. Συνήθως εκφράζονται σε μια μονότονη κλίμακα μέσω της κατάταξης ή ταξινόμησης των εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα όμως δύναται να εκφραστούν σε μορφή ενός δείκτη (πόσες φορές μια εναλλακτική προτιμάται μιας άλλης), ή ακόμα να παρέχουν και περισσότερες λεπτομέρειες όπως η κατάταξη των εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο κάθε κριτήριο αξιολόγησης καθώς κι η ιεράρχηση των κριτηρίων αξιολόγησης με βάση τη σημαντικότητα τους.

Η συγκέντρωση των παραπάνω μορφών πληροφοριών στοχεύει στη συγκέντρωση ενός επαρκούς συνόλου παραδειγμάτων των αποφάσεων που λαμβάνει ο αποφασίζων. Τα παραδείγματα αυτά δύνανται να αφορούν:

1. Παλιότερες αποφάσεις τις οποίες έλαβε ο αποφασίζων.

2. Την αξιολόγηση ενός περιορισμένου αλλά αντιπροσωπευτικού συνόλου φανταστικών εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

3. Την αξιολόγηση ενός περιορισμένου αλλά αντιπροσωπευτικού υποσυνόλου των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων, τις οποίες γνωρίζει καλά ο αποφασίζων και συνεπώς μπορεί εύκολα να εκφέρει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης τους.

Στα παραδείγματα αυτά ενσωματώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που προσδιορίζουν το σύστημα αξιών και προτιμήσεων που ακολουθεί ο αποφασίζων. Συνεπώς, η ανάλυση των παραδειγμάτων αυτών με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να οδηγήσει στο σαφή καθορισμό των παραμέτρων και της μορφής του υποδείγματος, το οποίο ανταποκρίνεται στο σύστημα αξιών του αποφασίζοντος.

Επομένως, στην αναλυτική-συνθετική προσέγγιση σύνολο αναφοράς ονομάζεται το σύνολο των παραδειγμάτων τα οποία αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό του υποδείγματος σύνθεσης των κριτηρίων. Το σύνολο αναφοράς είναι στην ουσία το αντίστοιχο του δείγματος εκμάθησης (training sample), όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στη στατιστική, καθώς και στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης (μηχανική μάθηση, νευρωνικά δίκτυα, κλπ). Οι αποφάσεις για τις δραστηριότητες του συνόλου αναφοράς θεωρούνται δεδομένες.  Σκοπός της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης είναι η ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στο σύνολο αναφοράς με σκοπό τον καθορισμό του υποδείγματος σύνθεσης των κριτηρίων, το οποίο οδήγησε τον αποφασίζοντα στις δεδομένες αποφάσεις/ αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του συνόλου αναφοράς.

Γενικά, η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στα πλαίσια της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης είναι ανάλογη με αυτή της γνωστής στατιστικής παλινδρόμησης. Ουσιαστικά μάλιστα, οι βάσεις της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης τέθηκαν από τις προσπάθειες των επιχειρησιακών ερευνητών να αναπτύξουν διαδικασίες μη παραμετρικής παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού, και συγκεκριμένα υποδείγματα προγραμματισμού στόχων. Οι πρώτες τέτοιες έρευνες παρουσιάστηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1950 με τις εργασίες των Karst (1958), Kelley(1958) και Wagner(1959). Στις εργασίες αυτές παρουσιάστηκαν οι πρώτες διαδικασίες γραμμικής παλινδρόμησης βασιζόμενες σε υποδείγματα προγραμματισμού στόχων. Αργότερα, κατά τη δεκαετία του 1970, παρουσιάστηκαν εργασίες από τους Srinivasan και Shocker (1973) για την αντιμετώπιση προβλημάτων μονότονης παλινδρόμησης (ordinal regression). Στα τέλη του 1970 και στις αρχές του 1980 τέθηκαν οι βάσεις της σύγχρονης αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης από τους Jacquet-Lagreze και Siskos (1982, 1983) οι οποίοι εισήγαγαν τη μέθοδο UTA (UTilites Additives). Πλήρης ανασκόπηση των ερευνών του χώρου παρουσιάζεται στην πρόσφατη εργασία των Jacquet-Lagreze και Siskos (2001).

Οι πρώτες από τις παραπάνω εργασίες στο χώρο της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης βασίζονταν στη χρήση της συνάρτησης του απλού σταθμισμένου μέσου:

Σκοπό είχαν τον καθορισμό των σταθερών  (βάρη των κριτηρίων) της συνάρτησης αυτής, ώστε το αποτέλεσμα της σύνθεσης των κριτηρίων να διαφέρει όσο το δυνατόν λιγότερο από το σημαντικό αποτέλεσμα. Η χρήση όμως μιας τέτοιας μορφής αναπαράστασης του συστήματος αξιών και προτιμήσεων του αποφασίζοντος παρουσιάζει δύο βασικά προβλήματα:

1. Είναι μια γραμμική συνάρτηση, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς αποφασιζόντων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από «συντηρητική» (risko-averse) ή «επιθετική» συμπεριφορά (risk-prone). Ουσιαστικά η χρήση του σταθμισμένου μέσου αντιστοιχεί σε «ουδέτερους» αποφασίζοντες (risk-neutral).

2. Καθιστά δύσκολη τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων. Πολλά πρακτικά προβλήματα λήψης αποφάσεων από τους χώρους του μάρκετινγκ, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, κ.α., αναλύονται καλύτερα μέσω ποιοτικών κριτηρίων. Η ενσωμάτωση ποιοτικών κριτηρίων σε συναρτήσεις ανάλογες με αυτή του σταθμισμένου μέσου απαιτεί την ποσοτικοποίηση τους μέσω της επιλογής μιας αριθμητικής κλίμακας. Μια τέτοια όμως ποσοτικοποίηση μεταβάλλει την έννοια και τη σημασία των ποιοτικών μεταβλητών, ενώ παράλληλα πολλές φορές συνδυάζεται με μια αυξημένη αυθαιρεσία στην επιλογή της ποσοτικής κλίμακας που χρησιμοποιείται.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών οι Jacquet-Lagreze και Siskos (1982) ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τα μέσα που παρέχει η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, στη μέθοδο UTA πρότειναν τη χρησιμοποίηση μιας προσθετικής συνάρτησης χρησιμότητας, η εκτίμηση της μορφής της οποίας πραγματοποιείται μέσω τεχνικών μονότονης παλινδρόμησης βάσει τεχνικών προγραμματισμού στόχων [96].

5.2.4.5. Διαδικασίες που χρησιμοποιούν εισόδους ποιοτικών δεδομένων

Σε πολλές περιπτώσεις οι υπεύθυνοι ενός προβλήματος απόφασης στην κυβέρνηση ή αλλού αντιμετωπίζουν περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες στον πίνακα αποδόσεων ή σχετικά με τα βάρη προτίμησης δεν είναι παρά ποιοτικές εκτιμήσεις. Για αυτές τις περιπτώσεις έχει διαμορφωθεί μια σειρά από παραπλήσιες μεθόδους. Κάποιες από αυτές τις μεθόδους προσπαθούν να ανάγουν το πρόβλημα σε ένα γραμμικό προσθετικό μοντέλο. Οι μέθοδοι αυτές μπορεί να είναι σχετικά διαφανείς, αν και, δεδομένου ότι ανακριβείς είσοδοι σπάνια παράγουν ακριβείς εξόδους σε διαδικασίες αξιολόγησης, συνήθως απαιτείται να γίνουν κάποιες επιπλέον υποθέσεις. Μία εναλλακτική προσέγγιση, που αναπτύχθηκε εκτενώς στην Ολλανδία, έχει σκοπό την ανάπτυξη διαδικασιών, οι οποίες τροποποιούν τα μοντέλα ιεράρχησης έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ανακριβείς και ποιοτικές είσοδοι δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέθοδοι αυτές έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις μεθόδους ιεράρχησης, αλλά έχουν αποκτήσει μέχρι στιγμής μικρό βαθμό εφαρμογής, κυρίως σε προβλήματα αστικού και περιφερειακού σχεδιασμού [97].

5.2.4.6. Μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης που βασίζονται σε ασαφή σύνολα (fuzzy sets)

Μια διαφορετική προσέγγιση στην ανακρίβεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται κυρίως σε προβλήματα αποφάσεων δημόσιων οργανισμών είναι η ανάπτυξη του πεδίου των ασαφών συνόλων που παρέχει μια βάση για αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτού του τύπου δεν χρησιμοποιούνται ευρέως.

Τα ασαφή σύνολα προσπαθούν να συλλάβουν την ιδέα ότι η ίδια η φύση της γλώσσας μας στη συζήτηση θεμάτων δεν είναι απόλυτα ακριβής. Έτσι, μια εναλλακτική μπορεί να είναι “αρκετά ελκυστική” από μία οπτική γωνία ή “ιδιαίτερα ακριβή” από μία άλλη, όχι απλώς “ελκυστική” ή “ακριβή”. Η ασαφής αριθμητική προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις ποιοτικές αξιολογήσεις με την ιδέα μιας συνάρτησης μέλους (membership function), μέσω της οποίας μια εναλλακτική ανήκει για παράδειγμα στο σύνολο των “ελκυστικών” εναλλακτικών με ένα δεδομένο βαθμό μεταξύ 0 και 1. Τα ασαφή μοντέλα πολυκριτηριακής ανάλυσης αναπτύσσουν με αυτό τον τρόπο διαδικασίες συνάθροισης των διαφόρων επιπέδων απόδοσης, με τη χρήση βαρών τα οποία, επίσης, μπορεί να εκφράζονται ως ασαφείς ποσότητες. Ωστόσο, αυτές οι μέθοδοι είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές από τους μη-ειδικούς, δεν έχουν σαφή θεωρητική τεκμηρίωση σε ό,τι αφορά τη μοντελοποίηση των προτιμήσεων και δεν έχουν καταφέρει να πείσουν ακόμα ότι διαθέτουν πλεονεκτήματα που δεν έχουν οι υπόλοιπες συμβατικές μέθοδοι. Συνεπώς, θεωρείται απίθανο να αποκτήσουν οι μέθοδοι αυτές σημαντική πρακτική αξία τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα [97].

5.2.4.7. Άλλες μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης

Οι προηγούμενες παράγραφοι παρουσίασαν τα κυριότερα μοντέλα πολυκριτηριακής ανάλυσης με το μεγαλύτερο δυναμικό εφαρμογής στα προβλήματα αποφάσεων του δημοσίου τομέα. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές άλλες μέθοδοι που είτε έχουν κάποιο ιστορικό εφαρμογής, είτε βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της θεωρητικής ανάπτυξης. Σε αυτές περιλαμβάνονται μέθοδοι που βασίζονται σε ακατέργαστα σύνολα (rough sets) ή σε ιδανικά σημεία (ideal points), αλλά και πολλές μέθοδοι που στηρίζονται στη διαδραστική ανάπτυξη (interactive development) και χρησιμοποιούν ειδικά διαμορφωμένα λογισμικά πακέτα. Για διάφορους λόγους καμία από αυτές τις μεθόδους δεν πιθανολογείται ότι θα έχει ευρεία εφαρμογή σε προβλήματα απόφασης του δημοσίου τομέα [97].

5.3. Έμπειρα συστήματα

5.3.1. Γενικά

Ο ορισμός του έμπειρου συστήματος κατά Welbank είναι: «Έμπειρο σύστημα είναι ένα πρόγραμμα που έχει μία ευρεία βάση γνώσης σε ένα περιορισμένο χώρο και χρησιμοποιεί πολύπλοκη λογική συλλογισμού για την εκτέλεση εργασιών που θα μπορούσε να κάνει ένας έμπειρος άνθρωπος».

Το έμπειρο σύστημα είναι ένα πρόγραμμα που ενσωματώνει γνώση και λύνει προβλήματα που κανονικά απαιτούν τη γνώμη ενός ανθρώπου για να λυθούν. Εκτελεί πολλές δευτερεύουσες λειτουργίες, όπως κάνει ένας ειδικός, κάνει σχετικές ερωτήσεις και εξηγεί τη λογική με την οποία λειτουργεί. . Η γνώση του μπορεί να είναι γνώση διαθέσιμη στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ειδικά περιοδικά και βιβλία του χώρου, σε βάσεις δεδομένων, ή ακόμα και να προέρχεται μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. Κυρίως όμως είναι εμπειρογνωμοσύνη (expertise), δηλαδή περιλαμβάνει ένα σύνολο εξειδικευμένων ικανοτήτων, οι οποίες έχουν αποκτηθεί µε κόπο και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, για ένα τελείως συγκεκριμένο σκοπό.

Ορισμένα χαρακτηριστικά κοινά σε όλα τα έμπειρα συστήματα, που χρησιμοποιούνται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους είναι τα εξής:

- Μπορούν να λύσουν ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα εξίσου καλά και σε μερικές περιπτώσεις καλύτερα σε σχέση με ανθρώπους που θεωρούνται ειδικοί στην επίλυση τέτοιων ειδών προβλημάτων.

- Η λογική τους είναι ευρετική, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να δώσουν λύση αλλά δεν έχουν κρίση και αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους με κατάλληλους τρόπους που περιλαμβάνουν και τη φυσική γλώσσα.

- Χειρίζονται και επεξεργάζονται λογικά συμβολικές περιγραφές.

- Μπορούν να λειτουργήσουν με δεδομένα που περιέχουν λάθη, χρησιμοποιώντας ακαθόριστους κανόνες κρίσης.

- Μπορούν να διερευνήσουν πολλαπλές, αντικρουόμενες μεταξύ τους υποθέσεις ταυτόχρονα, γεγονός που τα κάνει ιδιαιτέρως χρήσιμα στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων που συνήθως χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες και αντικρουόμενες συνιστώσες.

- Μπορούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο κάνουν μία ερώτηση.

- Μπορούν να αιτιολογήσουν τα συμπεράσματά τους, παρέχοντας περισσότερο ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Τα έμπειρα συστήματα σήμερα εξυπηρετούν το σκοπό της διευθέτησης μιας δύσκολης δραστηριότητας μίας εταιρίας ή ενός δημοσίου οργανισμού. Αποτελούνται από έναν υπολογιστή που πραγματοποιεί μια λειτουργία η οποία προηγουμένως απαιτούσε έναν ειδικό. Στη διαδικασία απαιτείται ένας ειδικός ή μια ομάδα ειδικών που συντηρεί τη βάση γνώσης του προγράμματος. Χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα η γνώση του συστήματος να είναι προσβάσιμη αφού η εταιρία μπορεί να τη διαβάσει, να ζητήσει τους αλγορίθμους/ μεθοδολογίες που την εκμεταλλεύονται και τελικά μπορεί να τη μεταβάλλει. Το έμπειρο σύστημα αποθηκεύει σημαντικές ποσότητες γνώσης και επεξεργάζεται λογικά αυτή τη γνώση. Αν και κάθε καλός προγραμματιστής μπορεί να υλοποιήσει μία διαδικασία ενσωματώνοντας μερικές ευρετικές μεθόδους, η ενσωμάτωση εκατοντάδων ή χιλιάδων ευρετικών μεθόδων σε ένα υπολογιστικό σύστημα απαιτεί ιδιαίτερη ικανότητα διαχείρισης της γνώσης, δραστηριότητα την οποία εξυπηρετούν τα έμπειρα συστήματα.

5.3.2. Δομή ενός έμπειρου συστήματος

Οι σύνθετες αποφάσεις περιλαμβάνουν  τον περίπλοκο συνδυασμό πραγματικής και ευρετικής γνώσης. Προκειμένου ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να είναι σε θέση να ανακτήσει και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την ευρετική γνώση, η γνώση πρέπει να είναι έτσι οργανωμένη ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη και να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δεδομένων, της γνώσης και των στοιχείων ελέγχου. Για αυτό το λόγο τα έμπειρα συστήματα διακρίνονται σε τρία διακριτά επίπεδα:

- Τη βάση γνώσης η οποία αποτελείται από κανόνες επίλυσης του προβλήματος, διαδικασίες και εγγενή στοιχεία σχετικά με την περιοχή του προβλήματος. Η βάση γνώσης (γνωστή και ως μνήμη παραγωγής-production memory), περιέχει τη γνώση του πεδίου η οποία είναι απαραίτητη για την επίλυση του προβλήματος, κωδικοποιημένη υπό μορφή κανόνων. Οι κανόνες είναι κομμάτια γνώσης της μορφής ΕΑΝ...ΤΟΤΕ... Το τμήμα ανάμεσα στο ΕΑΝ και το ΤΟΤΕ καλείται υποθετικό τμήμα (conditional part), τμήμα προτύπων (pattern part), πρότερο (antecedent) ή αριστερό μέρος του κανόνα (LHS-Left Hand Side) και περιέχει τις υποθέσεις (conditional elements) ή πρότυπα (patterns). Το τμήμα το οποίο έπεται του ΤΟΤΕ, αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες εκτελούνται όταν πυροδοτηθεί ο κανόνας και καλείται επακόλουθο (consequent) ή δεξί μέρος του κανόνα (RHS-Right Hand Side). Ένας κανόνας μεταξύ των ενεργειών στο δεξί του μέρος μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη νέων γεγονότων ή την αφαίρεση προϋπαρχόντων γεγονότων από τη μνήμη εργασίας ή την εκτύπωση κάποιων αποτελεσμάτων ή μηνυμάτων. Η βάση γνώσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως στατική, αφού δε μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.

- Τη λειτουργική μνήμη ή μνήμη εργασίας, η οποία αναφέρεται σε δεδομένα για το υπό εξέταση πρόβλημα. Η μνήμη εργασίας είναι μια βάση από γεγονότα (φορείς πληροφορίας που ακολουθούν συγκεκριμένη δομή) τα οποία χρησιμοποιούνται από τους κανόνες. Συνιστά το δυναμικό κομμάτι της γνώσης που χρειάζεται για την επίλυση κάποιου προβλήματος αφού αλλάζει κατά την εκτέλεση του έμπειρου συστήματος και εκτός από την αρχικά διαθέσιμη γνώση μπορεί να περιλαμβάνει ενδιάμεσα συμπεράσματα, τα οποία δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του προγράμματος, καθώς και την τελική προτεινόμενη λύση.

- Τη μηχανή εξαγωγής συμπεράσματος. Είναι ένας γενικός μηχανισμός ελέγχου που εφαρμόζει την αξιωματική γνώση στη βάση γνώσης και τα δεδομένα του υπό εξέταση προβλήματος για να φτάσει σε κάποια λύση ή συμπέρασμα. Η μηχανή συμπερασμού εξάγει συμπεράσματα αποφασίζοντας για ποιους από τους κανόνες τα πρότυπα στο αριστερό τους μέρος ικανοποιούνται από γεγονότα ή από αντικείμενα (σε περίπτωση που το έμπειρο σύστημα υποστηρίζει και αντικειμενοστραφή προγραμματισμό) στη μνήμη εργασίας καθορίζοντας προτεραιότητες για τους κανόνες αυτούς µε βάση τη στρατηγική επίλυσης διενέξεων (conflict resolution strategy) και εκτελώντας τον κανόνα µε τη μεγαλύτερη προτεραιότητα (η εκτέλεση του κανόνα καλείται και πυροδότηση / firing). Το τμήμα της μηχανής συμπερασμού που είναι υπεύθυνο για το χειρισμό της υπάρχουσας γνώσης (κανόνες, γεγονότα), την παραγωγή νέας µέσω τεχνικών ταυτοποίησης προτύπου matching) και την χρήση συλλογιστικών, καλείται διερμηνέας. Το τμήμα της μηχανής συμπερασμού που έχει την ευθύνη για την επίλυση διενέξεων μεταξύ των κανόνων καλείται χρονοπρογραμματιστής (scheduler). Ο χρονοπρογραμματιστής αποφασίζει στην ουσία για το πότε και µε ποια σειρά θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα της βάσης γνώσης.

Σχήμα 5.10: Τα δομικά μέρη ενός έμπειρου συστήματος

Στο σχήμα 5.10. απεικονίζονται διαγραμματικά τα δομικά μέρη ενός έμπειρου συστήματος.

5.3.3. Το σύστημα G2

Το «G2» είναι μία από τις πιο γνωστές «πλατφόρμες μηχανής κανόνων» που υπάρχει στον κόσμο. Αναπτύσσεται από την εταιρία «Gensym» και λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα «G2» συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τεχνολογίες συλλογισμού σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων, διαδικασιών, μοντελοποίησης αντικειμένων, προσομοίωσης και γραφικά σε ένα μόνο περιβάλλον ανάπτυξης και επέκτασης. Το «G2» μετατρέπει δεδομένα από τις εκάστοτε διεργασίες σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις και ενέργειες, πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι εφαρμογές του «G2» λειτουργούν σε συντονισμό με τα υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών συστημάτων, των βάσεων δεδομένων, των συστημάτων αυτοματοποίησης, των ιστορικών στοιχείων, των συστημάτων διαχείρισης δικτύων, των συστημάτων τηλεμετρίας, και πολύ περισσότερων. Με το «G2» όσοι αναπτύσσουν εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μεθοδολογία «Xtreme Consulting» για να σχεδιάζουν γρήγορα με τη χρήση προτύπων, προσομοίωσης, να αναπτύσσουν επαναληπτικά, να επεκτείνουν και να αναβαθμίζουν τις εφαρμογές τους. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, το «G2» είναι μία εταιρική πλατφόρμα μηχανής κανόνων που μετατρέπει λειτουργικά δεδομένα σε έξυπνες αποφάσεις και αυτοματοποιημένες δράσεις, σε πραγματικό χρόνο.

Σχήμα 5.11.: Η λειτουργία του G2

Οι σημερινές εταιρικές μηχανές κανόνων αναπτύχθηκαν με βάση στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίες έμπειρων συστημάτων. Οι εταιρικές μηχανές κανόνων, που εφαρμόζουν τη λογική λήψης αποφάσεων, επιτρέπουν την αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων που ιστορικά έχουν απαιτήσει την άμεση προσοχή ανθρώπινων ειδικών. Από το 1988, η «Gensym» έχει εξελίξει τις βάσεις τεχνητής νοημοσύνής και έμπειρου συστήματος του «G2» στην πιο γνωστή παγκοσμίως εταιρική πλατφόρμα για λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Το «G2» έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι προσομοιώνει, για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, τη δύναμη συλλογισμού των ανθρώπινων εμπειρογνωμόνων, καθώς αξιολογούν, αντιμετωπίζουν και ανταποκρίνονται σε ασυνήθιστες λειτουργικές καταστάσεις ή επιδιώκουν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες.

Με το «G2» οι μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου στο χώρο της παραγωγής ενέργειας, από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον κατασκευαστικό τομέα, στις τηλεπικοινωνίες, την αεροναυπηγική, τα χρηματοοικονομικά, αλλά και διάφοροι κυβερνητικοί οργανισμοί, βελτιστοποιούν τα οφέλη τους επιτυγχάνοντας υψηλότερα επίπεδα απόδοσης.

Ειδικά, όσον αφορά τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας ωθεί αυτές τις εταιρίες να επιτύχουν υψηλότερους βαθμούς απόδοσης παραγωγής, μείωση κόστους και μεγαλύτερη αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους. Η πλατφόρμα «G2» επιτρέπει την εφαρμογή έμπειρων συστημάτων σε πραγματικό χρόνο που διαχειρίζονται καλύτερα ανωμαλίες στη διαδικασία παραγωγής, επιβάλλουν διαδικασίες επενέργειας, βελτιστοποιούν τη λειτουργία, την απόδοση κεφαλαίων και γενικότερα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στις εφαρμογές του «G2» ενσωματώνεται η σπάνια γνώση των ανθρώπων εμπειρογνωμόνων μέσω μοντέλων, κανόνων, διαδικασιών και νευρωνικών δικτύων, για να μετασχηματιστούν τα δεδομένα, τα ιστορικά στοιχεία, η ανθρώπινη εμπειρία και οι επιχειρησιακές πολιτικές σε αποφάσεις πραγματικού χρόνου και αυτοματοποιημένες ενέργειες. Το αποτέλεσμα για τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρισμού είναι καλύτερη απόδοση σε πραγματικό χρόνο και μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Ορισμένες από τις εταιρίες αυτού του κλάδου που χρησιμοποιούν το «G2» είναι οι: «ConEdison», «DEI Group», «Innogy», «ISAB Energy», «Tokyo Electric and Power» κ.α.

5.3.4. Άλλα ενεργειακά συστήματα

Οι εφαρμογές στον ενεργειακό τομέα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε τυποποιημένες πλατφόρμες δημιουργίας συστημάτων, χωρίς να λείπουν και οι εξαιρέσεις. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται εφαρμογές σε εταιρείες αξιοποίησης ενεργειακών πόρων, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε πηγές καυσίμων αερίων. Επίσης, παρουσιάζονται εφαρμογές για το βέλτιστο σχεδιασμό και λειτουργία κτηρίων όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ορθολογική χρήση ενέργειας.

Σε θέματα σχεδιασμού εντοπίστηκαν εφαρμογές των έμπειρων συστημάτων με κυριότερες το σχεδιασμό επέκτασης της παραγωγής, όπως η εργασία των «David and Zhao» (“Integrating expert systems with dynamic programming in generation expansion planning”,”, IEEE Transactions on Power Systems), οι οποίοι προσομοιώνουν την επέκταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου έμπειρου συστήματος το οποίο κάνει χρήση δυναμικού προγραμματισμού. Ένα επιπλέον έμπειρο σύστημα ανάλυσης της επέκταση της μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι το «ΝΕΤΜΑΤ» που το ανέπτυξαν οι Zitouni και Irving. Ακόμη υπάρχουν έμπειρα συστήματα για τη βραχυπρόθεσμη δέσμευση των μονάδων αλλά και σε διάφορες άλλες ενεργειακές εφαρμογές σχεδιασμού.

Άλλο ένα πεδίο της ενέργειας στο οποίο έχουν διεισδύσει τα έμπειρα συστήματα και μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη λειτουργία των παραγωγών κυρίως από ΑΠΕ αποτελεί η αποκατάσταση στο δίκτυο έπειτα από διακοπή ρεύματος. Τα έμπειρα συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για συλλογή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων ύστερα από την κατάρρευση του δικτύου, αλλά ακόμη και για προσομοίωση σε υπολογιστή  της κατάστασης κατά την οποία το σύστημα καταρρέει. Τα περισσότερα από αυτά είναι «οn-line» συνδεδεμένα, όπως για παράδειγμα το έμπειρο σύστημα που προτείνουν οι «Brunner et al.»( “On-line expert system for power system diagnosis and restoration”), ώστε να παρέχουν ευκολότερα βοήθεια στους χειριστές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η πρόταση των «Nagata et al.»( “Power system restoration by joint usage of expert system and mathematical programming approach”) οι οποίοι εξετάζουν ένα μοντέλο το οποίο συνδυάζοντας έμπειρα συστήματα με μαθηματικό προγραμματισμό αναλύει το κόστος που επιφέρει η λειτουργία του δικτύου κατά την αποκατάσταση. Ένα άλλο έμπειρο σύστημα πάνω στον ενεργειακό τομέα είναι το “SPARSE”, το οποίο χρησιμοποιείται στo πορτογαλικό δίκτυο διανομής. Συγκεκριμένα το  σύστημα αυτό βοηθάει το Κέντρο Ελέγχου τόσο στην ανάλυση των σφαλμάτων του δικτύου όσο και στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η εφαρμογή των έμπειρων συστημάτων στην αποκατάσταση των δικτύων απασχόλησε και τους Park και Lee(“Application of expert system to power system restoration in local control center”) που δοκίμασαν το σύστημα τους σε ένα τοπικό δίκτυο. Οι «Rumpel et al.»(“Training simulator with an advising expert system for power system restoration”) αντιθέτως ασχολήθηκαν με τη δημιουργία όχι ενός μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία αλλά με την δημιουργία ενός εξομοιωτή εκπαίδευσης του προσωπικού που θα τους συμβούλευε στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αποκατάσταση του συστήματος.

Στη μελέτη των «Huang et.al.»(“Development of an expert system for tackling the public’s perception to climate-change impacts on petroleum industry”) αναπτύχθηκε ένα έμπειρο σύστημα για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιομηχανία πετρελαίου στον Καναδά. Το υλοποιημένο έμπειρο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την απόκτηση γνώσης σχετικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αγορά του πετρελαίου όσο και για την υποστήριξη της διατύπωσης των σχετικών πολιτικών.

Στην εργασία των «Kandil et.al.» (“The implementation of long-term forecasting strategies using a knowledge-based expert system: part II”), μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη φορτίου αναπτύσσεται. Ο βασικός στόχος του έμπειρου συστήματος που αναπτύχθηκε είναι να υπερνικήσει τις ελλείψεις από την άμεση εφαρμογή των συμβατικών τεχνικών. Δεδομένου ότι το έμπειρο σύστημα είναι πολύ ευέλικτο στην αναβάθμιση των μεθόδων πρόβλεψης και των ευρετικών κανόνων, αναμένεται να αποτελέσει έναν πολύτιμο βοηθό για τους σχεδιαστές συστημάτων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους για την πρόβλεψη ετήσιων αιχμών φορτίου. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα του συστήματος είναι οι πρόσθετες πληροφορίες που δίδονται με τη λύση για το περιβάλλον σχεδιασμού. Τέλος, αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

5.3.5. Έμπειρα συστήματα για ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας

Το σύστημα «Solar-5» παρουσιάζει τρισδιάστατα γραφήματα απόδοσης για ένα ολόκληρο κτήριο ή για εννέα ξεχωριστούς τομείς και 40 διαφορετικά τμήματα. Παρουσιάζει επίσης γραφήματα θερμικής ροής, εσωτερικής θερμοκρασίας, ηλιακής ενέργειας, παραγωγής του συστήματος «HVAC», κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου και τα αναλογούντα ποσά ρύπανσης. Χρησιμοποιεί ωριαία δεδομένα καιρού. Περιέχει ένα έμπειρο σύστημα για να σχεδιάζει ένα βασικό πρότυπο κτηρίου για κάθε κλίμα και είδος κατασκευής, το οποίο οι αρχιτέκτονες μπορούν να επεξεργαστούν. Περιέχει ποικίλες εφαρμογές υποστήριξης απόφασης, επιλογές συνδυασμού και σύγκρισης, χρωματικές διαμορφώσεις και ραβδογράμματα που δείχνουν για κάθε ώρα τη ροή ενέργειας. Οι κύριες χρήσεις του συστήματος συνδέονται με το σχεδιασμό και διαχείριση οικιακών και εμπορικών κτηρίων.

Οι είσοδοι του συστήματος αποτελούνται από τέσσερα αρχικά δεδομένα (εμβαδόν δαπέδων, πλήθος ορόφων, τοποθεσία και είδος κτηρίου). Το έμπειρο σύστημα σχεδιάζει ένα βασικό κτήριο, συμπληρώνοντας εκατοντάδες στοιχεία δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να κάνει τις επόμενες αναθεωρήσεις, συνήθως ξεκινώντας από τις διαστάσεις δόμησης του κτηρίου, τα μεγέθη των παραθύρων κλπ.

Οι έξοδοι του συστήματος αποτελούνται από δεκάδες διαφορετικά είδη διαγραμμάτων, πινάκων και αναφορών. Για παράδειγμα, απεικονίζει τις θερμικές απώλειες για δεκάδες τμήματα του κτηρίου, τις εισόδους και εξόδους της θερμικής ροής καθώς και τις εξόδους του συστήματος θέρμανσης/ κλιματισμού. Παρουσιάζει εσωτερικές και εξωτερικές θερμοκρασίες αέρα και τους ρυθμούς ανανέωσης αέρα. Προβλέπει το κόστος καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογίζει τη συμβολή του κτηρίου στη ρύπανση του περιβάλλοντος για έξι διαφορετικούς ρύπους συμπεριλαμβανομένου και του διοξειδίου του άνθρακα.

Τα κυριότερα προτερήματα του συγκεκριμένου συστήματος συνδέονται με τη χρήση στα αρχικά στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού (όταν λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις για την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου). Είναι φιλικό στο χρήστη, ταχύτατο και πραγματοποιεί υπολογισμούς και για τις 8.760 ώρες του χρόνου χρησιμοποιώντας κατάλληλα προσαρμοσμένα δεδομένα. Το κύριο μειονέκτημα είναι ότι δεν ενδείκνυται για πολύπλοκους μηχανολογικούς σχεδιασμούς ή διαστασιολόγηση εξοπλισμού.

Το «Heed» είναι ένα νέο φιλικό στο χρήστη εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού που υπολογίζει την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να πραγματοποιηθεί κάνοντας αλλαγές σε μία οικία. Το Heed (Home Energy Efficient Design) αποδίδει εξίσου καλά για ανασχεδιασμό έργων ή για σχεδιασμό νέων κτηρίων. Στην αρχή απαιτούνται τέσσερα στοιχεία για το κτήριο και στη συνέχεια το έμπειρο σύστημα παράγει δύο βασικούς τύπους κτηρίου, ένα το οποίο απλά συμμορφώνεται με τον ενεργειακό κώδικα και ένα δεύτερο με ακόμη καλύτερα χαρακτηριστικά ενεργειακής αποδοτικότητας. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει τα επιθυμητά δάπεδα της οικίας, να περιστρέψει στο σωστό προσανατολισμό την κατασκευή και να προσθέσει παράθυρα σε κάθε πρόσοψη του κτηρίου. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εξεταστούν διάφορες στρατηγικές παθητικών συστημάτων ηλιακής ενέργειας όπως είναι η σκίαση των παραθύρων, η θερμική μάζα, η χρήση ανεμιστήρων την νύχτα και η χρήση υαλοπινάκων υψηλής απόδοσης. Τα σχετικά ραβδογράμματα δείχνουν πως οι λογαριασμοί κόστους μεταβάλλονται για κάθε περίπτωση ενεργειακού σχεδιασμού. Για τους περισσότερο έμπειρους χρήστες υπάρχουν επιλογές εισόδου περισσοτέρων λεπτομερειών και δεκάδες τρισδιάστατες  καμπύλες εξόδου που αποκαλύπτουν λεπτές διαφορές στην ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Τα γραφικά αυτά δείχνουν καθαρά τα οφέλη ενός καλού ενεργειακού σχεδιασμού. Αρχεία δεδομένων για διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο είναι διαθέσιμα. Το HEED επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μονοζωνικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Στην αρχή απαιτούνται τέσσερα στοιχεία: ο τύπος του κτηρίου, το εμβαδό, το πλήθος των ορόφων και η τοποθεσία. Στην συνέχεια το έμπειρο σύστημα κατασκευάζει δύο βασικούς τύπους κτηρίων: ένα τύπο συμβατό με τον ενεργειακό κώδικά και ένα ακόμη πιο αποδοτικό ενεργειακά. Τα δεδομένα εισόδου χωρίζονται στα βασικά δεδομένα σχεδιασμού και στα προηγμένα δεδομένα σχεδιασμού που είναι πίνακες θερμικών χαρακτηριστικών, διαστάσεις κλπ.

Τα περισσότερα δεδομένα εξόδου παρουσιάζονται γραφικά σε μία ποικιλία σχημάτων. Η βασική έξοδος είναι ένα διάγραμμα κόστους καυσίμου και ηλεκτρισμού. Άλλες έξοδοι περιλαμβάνουν τρισδιάστατα γραφήματα ανά ώρα για διάφορες μεταβλητές, όπως τα θερμικά κέρδη και απώλειες για 17 συνιστώσες του συνολικού θερμικού φορτίου του κτηρίου, εσωτερικές και εξωτερικές θερμοκρασίες, ρυθμούς εναλλαγής αέρα, εξόδους του συστήματος θέρμανσης/ ψύξης, ισχύ λαμπτήρων και ανεμιστήρων, κόστος καυσίμων και ηλεκτρισμού.

Τα προτερήματα συνδέονται με την ευκολία στη χρήση και στην είσοδο των δεδομένων. Γραφικές τεχνικές εξόδου, υπολογιστική ταχύτητα και η ικανότητα για γρήγορη σύγκριση διάφορων σχεδιαστικών σεναρίων. Χρησιμοποιεί έναν πολύπλοκο αλγόριθμο εξομοίωσης του θερμικού ισοζυγίου για όλο το κτήριο και για τις 8760 ώρες του χρόνου. Το «HEED» περιλαμβάνει έναν ευφυή θερμοστάτη ελέγχου ανεμιστήρων για όλο το κτήριο και ελέγχους ηλιασμού παραθύρων. Επίσης, υπολογίζει τις επιπτώσεις στη ρύπανση ανάλογα με τις αποφάσεις ενεργειακού σχεδιασμού. Μπορεί αυτόματα να διαχειριστεί μέχρι εννέα σχέδια για 24 διαφορετικά Έργα. Τα μειονεκτήματα έχουν να κάνουν με το ότι περιορίζεται σε μονοζωνικά κτήρια και γενικά συστήματα «HVAC». Ο βασικός σχεδιασμός περιορίζεται σε τέσσερα βασικά είδη οικίας αλλά οι έμπειροι χρήστες μπορούν να εισάγουν δεδομένα για πιο περίπλοκα κτήρια.

Το 2005 η εργασία των «Jaber» (“Evaluation of energy conservation programs in residential sector using fuzzy logic methodology”) μελέτησε μια νέα προσέγγιση για την εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των οικιακών καταναλωτών ενέργειας. Βασίζεται σε έμπειρα συστήματα υπολογιστών βασισμένα στη γνώση και αναλύσεις ασαφών συνόλων. Διεξήχθησαν έρευνες σε ένα τυχαίο δείγμα ενεργειακών χρηστών στην Ιορδανία, όπως μαθητές, νοικοκυρές και πολίτες διαφορετικού επιπέδου μόρφωσης. Μετά την έρευνα οι πολίτες αυτοί έλαβαν ένα απλό ενημερωτικό υλικό. Η τεχνική ασαφών συνόλων συνέβαλλε ώστε μεγάλο πλήθος δεδομένων να συμπυκνωθεί σε ένα μικρό σύνολο μεταβλητών κανόνων. Σχετικά βάρη δόθηκαν για κάθε απόκριση και ένας αθροιστικός βαθμός υπολογίστηκε. Αυτό με τη σειρά του έκανε το χρησιμοποιούμενο έμπειρο σύστημα αποτελεσματικό στην εκτίμηση των προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης. Η μετέπειτα έρευνα αποκάλυψε ότι επιτεύχθηκε μια αξιόλογη αύξηση, περίπου 15%, στη γνώση που αφορά τα ενεργειακά θέματα, σε σχέση με την αρχική έρευνα. Οι αναλύσεις ασαφών συνόλων υποδεικνύουν ότι κάποιες διακυμάνσεις στη σχετική αύξηση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού μπορούν να αποδοθούν σε ανεπαρκή γνώση. Έτσι μέσω προγραμμάτων επίδειξης και ευαισθητοποίησης του κοινού και μέσω παροχής κινήτρων, όπως οικονομική και τεχνική βοήθεια για την ενθάρρυνση των τελικών χρηστών της ενέργειας, σε όλους τους τομείς, για να χρησιμοποιηθούν οι νεώτερες τεχνολογίες και οι πιο ενεργειακά αποδοτικοί εξοπλισμοί, είναι δυνατόν η τελική ζήτηση ενέργειας να ελαττωθεί ή να ελεγχθεί.

Το 2005 η εργασία των «Rosano et.al.» (“Knowledge-based systems for energy conservation programs”) παρουσίασε τρία έμπειρα συστήματα για το σχεδιασμό προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

- Το πρώτο έμπειρο σύστημα λέγεται «EXILCO» και αφορά την ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων φωτισμού για εμπορικά κτήρια και ξενοδοχεία, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας. Το σύστημα παρέχει μια πολύ αποδοτική εναλλακτική λύση για τον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων, διότι μειώνει σημαντικά το κόστος και το χρόνο που απαιτείται για τέτοιες μελέτες. Στην πραγματικότητα, στο σύστημα ενσωματώθηκε η γνώση από διάφορους ειδικούς στα θέματα του φωτισμού. Αυτοί σύγκριναν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το σύστημα με τις εκθέσεις διαφόρων μελετών που διεξήχθησαν από το Υπουργείο Ενέργειας σε διάφορα εμπορικά κέντρα στην πόλη του Μεξικό από το 1993 έως το 1994. Η αποτελεσματικότητα του έμπειρου συστήματος υπολογίστηκε σε 85% κατά μέσο όρο με μια μείωση κόστους έως και 60% σε σύγκριση με τις ίδιες μελέτες. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το έμπειρο σύστημα επιτρέπει τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων της εγκατάστασης για να προτείνει τα πιθανά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

- Το δεύτερο έμπειρο σύστημα λέγεται «ESCAF (Expert System for Compressed Air Facilities)» και βοηθά στην επίτευξη βέλτιστης λειτουργίας ενός συστήματος πεπιεσμένου αέρα από την άποψη της ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραμμα μπορεί να σχεδιάσει από την αρχή ένα νέο αποδοτικό σύστημα καθώς και να αναλύσει και αξιολογήσει την αποδοτικότητα ενός υπάρχοντος συστήματος. Στην πρώτη περίπτωση το πρόγραμμα θα δώσει τις απαραίτητες συνθήκες για επαρκή λειτουργία. Στην δεύτερη περίπτωση μια ενεργειακή ανάλυση θα γίνει για να καθορίσει αν οι τρέχουσες λειτουργικές συνθήκες είναι επαρκείς. Αν αυτό δεν ισχύει το σύστημα θα παρέχει τις προτάσεις για να βελτιώσει την λειτουργία. Το σύστημα ορίζει επίσης μέτρα για την επαρκή συντήρηση του εξοπλισμού πεπιεσμένου αέρα, βοηθά στην επίλυση βλαβών και την εύρεση των πιθανών λύσεων. Η βάση γνώσης του «ESCAF» έχει αναπτυχθεί ειδικά για τους βιομηχανικούς κλάδους στους οποίους παράγονται τα εξής: τσιμέντο, χημικά, φαρμακευτικά είδη, είδη ελαιοχρωματισμού, γυαλί, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και μεταλλεύματα. Το σύστημα έχει επικυρωθεί και δοκιμαστεί σε πραγματικές καταστάσεις με μεγάλη επιτυχία από μηχανικούς εμπειρογνώμονες μίας σοβαρής πολυεθνικής κατασκευαστικής εταιρείας, ειδικευμένης στο σχεδιασμό και κατασκευή εξοπλισμού πεπιεσμένου αέρα.

- Το τρίτο έμπειρο σύστημα λέγεται «TUTORES» και αναπτύχθηκε για την εκπαίδευση τεχνικών και μηχανικών στον τομέα του σχεδιασμού και αξιολόγησης εγκαταστάσεων συμπαραγωγής. Το σύστημα έχει μια δομή κελύφους χρήσιμη για την υλοποίηση άλλων διδακτικών έμπειρων συστημάτων με την αλλαγή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις επιμέρους ενότητες του. Το σύστημα επικυρώθηκε προσεχτικά από ειδικούς στην «Εθνική Επιτροπή Ενεργειακής Εξοικονόμησης» στο Μεξικό, σε ειδικές σειρές μαθημάτων ειδικά σχεδιασμένων για να εκπαιδευτούν άτομα από τη βιομηχανία και το δημόσιο τομέα. Οι εκπαιδευτές θεώρησαν το σύστημα ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τους στόχους τους, επειδή τους επέτρεψε να εξατομικεύσουν τους στόχους τους και να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να μάθουν αποτελεσματικά με το δικό τους ρυθμό.

Στην εργασία των «Caudana et. al.» (“A prototype expert system for large scale energy auditing in buildings”) γίνεται μία ανάλυση γύρω από τον σημαντικό ρόλο που έχουν οι τεχνικές διαχείρισης πληροφοριών στον τομέα των κτηρίων. Το μεγάλο πλήθος προτύπων, οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και ο μεγάλος αριθμός των δυνατών λύσεων κάνει το σχεδιασμό και τη βελτίωση ενός κτηρίου δύσκολη υπόθεση χωρίς τη χρήση ειδικών προγραμμάτων. Αυτό συμβαίνει ειδικά στις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων, που αποτελούν απαραίτητο εισαγωγικό στάδιο για την μετέπειτα ανακατασκευή υπαρχόντων κτηρίων. Παρουσιάζεται ένα έμπειρο σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε στο «Joint Research Centre (JRC)» της ΕΕ. Το σύστημα γνωστό ως «BEAMES» χρησιμοποιεί ένα νευρωνικό δίκτυο που του επιτρέπει να «μαθαίνει» από την εμπειρία ήδη διενεργημένων επιθεωρήσεων.

Το «BEAMES» αποτελείται από διάφορες λειτουργικές ενότητες συνδυασμένες σε ένα συγκεκριμένο λειτουργικό μοντέλο. Στο αρχικό στάδιο της ενεργειακής επιθεώρησης συγκεντρώνεται ένα μικρό ποσό πληροφοριών, που μπορεί να παρέχεται και από μη ειδικούς (όπως ο ιδιοκτήτης του κτηρίου ή ο διαχειριστής). Το  «BEAMES» αναπτύσσει προκαταρκτικά συμπεράσματα και ενδείξεις για τα επόμενα στάδια της επιθεώρησης, με τη μορφή πιθανών προτάσεων για επεμβάσεις εξοικονόμησης. Στη συνέχεια το σύστημα παρέχει υποστήριξη για τις τεχνικές μέτρησης, τις διαδικασίες επιθεώρησης και την τεχνική ανάλυσης λαμβάνοντας υπόψη στρατηγικές επιλογές υλοποίησης. Αυτό το σύστημα διαχείρισης ενεργειακής επιθεώρησης είναι ένα παράδειγμα του πως προηγμένες τεχνικές διαχείρισης πληροφορίας, βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να οδηγήσουν σε εντυπωσιακές βελτιώσεις των υπαρχόντων μεθόδων ενεργειακής επιθεώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

6.1. Εισαγωγή

Η αποτίμηση της λειτουργίας των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας είναι το βασικότερο στάδιο στη διαδικασία επιλογής κι ιεράρχησης των διαφορετικών, διαθέσιμων μέτρων και πολιτικών στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης κι ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας. Μάλιστα, τα συμπεράσματα και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης των εργαλείων πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να αξιοποιηθούν και σε περιπτώσεις μελλοντικών χρήσεων, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο ωφέλιμες βάσεις δεδομένων, ενώ παράλληλα βοηθούν τους ειδικούς στον τομέα της εξοικονόμησης και της ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η διαμόρφωση του βασικού πλαισίου αξιολόγησης των διαφόρων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο μέσω της επιλογής και διατύπωσης κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης.

6.2. Το πλαίσιο εργασίας

6.2.1. Επιλογή και διατύπωση κριτηρίων αξιολόγησης

Όπως προαναφέρθηκε, το πρωταρχικό στάδιο στην αξιολόγηση συγκεκριμένων εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας είναι η επιλογή και διατύπωση συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία έχουν ορισμένα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της λειτουργίας των εργαλείων ενεργειακής εξοικονόμησης με τρόπο γενικό και συνολικό. Με άλλα λόγια, τα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να εκτιμώνται από μια ολιστική σκοπιά και από όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές γωνίες, έτσι ώστε η αξιολόγηση τους να θεωρείται πιο αντικειμενική και ολοκληρωμένη, ενώ, παράλληλα, με αυτό τον τρόπο θα καταστεί πιο εύκολη κι η ένταξη τους σε ένα γενικότερο πλαίσιο οικονομικής και ενεργειακής πολιτικής.

Ωστόσο, η αναγκαιότητα αυτή έρχεται σε σύγκρουση με συγκεκριμένες πρακτικές δυσκολίες που συνεπάγεται η επιλογή και διατύπωση πληθώρας κριτηρίων. Έτσι, καθίσταται σαφές ότι όσο περισσότερα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται, τόσο περισσότερο κοπιαστική, πολύπλοκη και χρονοβόρα καταλήγει να γίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης, αλλά και δυσκολότερη η διαδικασία εύρεσης κατάλληλων στοιχείων. Συνεπώς, ο αριθμός των κριτηρίων είναι ένας ακόμη παράγοντας που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην επιλογή και διατύπωση τους.

Επιπλέον, τα κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο δε θα πρέπει να ξεφεύγουν σε μεγάλο βαθμό από τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές αξιολόγησης, καθότι με αυτό τον τρόπο τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η επιστημονική εγκυρότητα τους και, συνεπώς, η αξιοπιστία των συμπερασμάτων που αναμένεται να προκύψουν. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην ορθολογική διαχείριση ενέργειας και τη μείωση της κατανάλωσης, με απώτερο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία, όπως ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή, και στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία αξιολόγησης θα αποκτήσει αδιαμφισβήτητη διαχρονικότητα σε ό,τι αφορά το βασικό κορμό της και δε θα απαιτούνται συνεχείς κι ολοκληρωτικές αναθεωρήσεις ή βελτιώσεις.

Ωστόσο, η επιλογή και διατύπωση των κριτηρίων αξιολόγησης θα πρέπει να λάβει υπόψη κι ορισμένες πρακτικές δυσκολίες που αφορούν την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης. Έτσι, τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερα στη διατύπωση τους, αλλά και ανεξάρτητα μεταξύ τους, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες αλληλοκαλύψεις και αλληλεξαρτήσεις, οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο την αξιοπιστία των παραγόμενων συμπερασμάτων. Μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, η πολυκριτηριακή ανάλυση δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των κριτηρίων αξιολόγησης. Τέλος, η επιλογή και διατύπωση των κριτηρίων αξιολόγησης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκή και ακριβή στοιχεία, τόσο ποιοτικές όσο και ποιοτικές εκτιμήσεις, που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αποτίμησης της λειτουργίας των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας. Για την πλειοψηφία των κριτηρίων είναι απαραίτητο να υπάρχουν ακριβή, ποσοτικά δεδομένα, που θα διευκολύνουν τον αξιολογητή.

Με βάση τα παραπάνω έγινε μια βασική επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης για τα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα από αυτά τα κριτήρια που απαιτούνται για την κρίση-αποτίμηση της λειτουργίας των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και για το γενικό προπαρασκευαστικό σχεδιασμό τους. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην ίδια τη λειτουργία των εργαλείων, δηλαδή στο κατά πόσο επικεντρώνονται στους στόχους που τίθενται, πόσο ευέλικτα και οικονομικά αποδοτικά είναι και πόσο επιτρέπουν την ομαλή και δίκαιη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Τέλος, αναφέρονται και στις συνθήκες (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές) εφαρμογής τους. Πιο αναλυτικά τα κριτήρια αυτά είναι:

- Η αποτελεσματικότητα ως προς τον στόχο της εξοικονόμησης (και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου): Είναι προφανές ότι η αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί αναμφισβήτητα μέρος της αξιολόγησής τους. Εργαλείο που φέρει για παράδειγμα οικονομική ανάπτυξη μεμονωμένα χωρίς στην ουσία να έχει συνεισφέρει άμεσα και πρωτεύοντα στον κύριο στόχο, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας δηλαδή, δε θεωρείται αποτελεσματικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα των εργαλείων εξοικονόμησης πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί πλήρως, αφού προϋποθέτει την αναγωγή όλων των μεταβλητών εισόδου (χρηματικές επενδύσεις, χρόνος, κοινωνική δραστηριοποίηση, κ.τ.λ.) και εξόδου (μείωση κατανάλωσης ενέργειας, περιορισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κέρδη από τη μειωμένη κατανάλωση κ.τ.λ.) σε χρηματικές μονάδες, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό να γίνει. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι τα συνήθη περιβαλλοντικά οφέλη, που αν και αποτελούν ένα από τους κυριότερους στόχους των εργαλείων εξοικονόμησης, δεν μπορούν πάντα να ποσοτικοποιηθούν με οικονομικούς όρους.

- Οικονομικό κόστος: Για κάθε νέο εργαλείο που προτείνεται προς υλοποίηση και χρήση  πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες δυνατότητες οικονομικής επένδυσης του κοινωνικού συνόλου (πολίτες και κυβέρνηση) μέσα στο οποίο θα λειτουργεί καθώς επίσης και το κόστος που απαιτείται για την υλοποίηση, δεδομένου ότι για τις περισσότερες υλοποιήσεις τέτοιων εργαλείων οι δαπάνες των πολιτών είναι σημαντικές. Είναι προφανές ότι μετά από την αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας το κριτήριο αυτό είναι το αμέσως σημαντικότερο, αφού πρέπει πάντα να εξετάζεται το συνολικό έξοδο στο οποίο απαιτήθηκε να προβεί το κοινωνικό σύνολο και να συγκρίνεται με άλλες εναλλακτικές λύσεις προκειμένου πάντοτε ο στόχος να επιτυγχάνεται με την βέλτιστη (μικρότερη) δυνατή επένδυση.

- Η κοινωνική αποδοχή και η εναρμόνιση με το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο και τις πολιτισμικές εξελίξεις της κοινωνίας: Είναι αναμφισβήτητα σημαντικό το αν και σε ποιο βαθμό μπορούν τα εκάστοτε εργαλεία να υιοθετηθούν με βάση τις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες. Δε νοείται η στήριξη της λειτουργίας ενός εργαλείου το οποίο προκαλεί αντιδράσεις στον κοινωνικό ιστό. Ακόμη και αν πληρούνται στο μέγιστο όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια, πρέπει να βρίσκονται τρόποι να καθίστανται τα εργαλεία ελκυστικά και φιλικά προς την χρήση τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, ειδάλλως, υπό καθεστώς κοινωνικής πίεσης και δυσαρέσκειας είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά.

Σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση με το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο και τις πολιτισμικές εξελίξεις της κοινωνίας, ο βαθμός στον οποίο έχει εξελιχθεί πολιτισμικά μία κοινωνία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο και με ποιο τρόπο αυτή είναι έτοιμη να υιοθετήσει στρατηγικές για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και συνεπώς στο κατά πόσο εύκολα και σε τι βαθμό μπορούν να εφαρμοστούν εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι όσο πιο υψηλό είναι το πολιτισμικό επίπεδο μιας κοινωνίας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης ενημέρωσης στα ενεργειακά ζητήματα και πιο αυξημένη η αποδοχή των εν λόγω πρακτικών. Συνεπώς, το σημείο εκκίνησης της λειτουργίας των εργαλείων (ή αλλιώς οι αρχικές απαιτήσεις που αυτό θα φέρει προς την κοινωνία), που εκ των πραγμάτων είναι πολύ σημαντικό αφού σε μεγάλο βαθμό καθορίζει την κοινωνική αποδοχή του εργαλείου αυτού, είναι συνάρτηση του πολιτισμικού επιπέδου και των γενικότερων κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν. Ένας άλλος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη σε αυτό το κριτήρίο είναι ο ρυθμός των πολιτισμικών και κοινωνικών αλλαγών. Αυτός είναι πολύ σημαντικό να συμβαδίζει με το ρυθμό που αυξάνονται για παράδειγμα οι απαιτήσεις (οικονομικές και περιβαλλοντικές) σε βάθος χρόνου από το εκάστοτε εργαλείο.

- Η επιρροή στην ανταγωνιστικότητα και η διανεμητική δικαιοσύνη: Όπως έχει αναφερθεί, η σύγχρονη τάση στον σχεδιασμό εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας είναι η εμπλοκή της αγοράς στην πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας μιας κοινωνίας και η ενσωμάτωση των κανόνων αυτής στους κανόνες σχεδιασμού των εργαλείων. Η ανταγωνιστικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αγοράς και εφόσον αυτή διέπεται από ένα στρατηγικά θεωρημένο πλαίσιο κανόνων, έτσι ώστε αυτή να λειτουργεί υγιώς, οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη. Τα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας έχοντας ως στόχο την οικονομική ανάπτυξη μέσα από τον κύριο στόχο τους, τη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας, πρέπει να μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανταγωνιστικότητα προκειμένου να ενταχθούν σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά. Η θετική επιρροή στην ανταγωνιστικότητα μπορεί να εννοηθεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με την φύση κυρίως του εργαλείου. Για παράδειγμα, τα λευκά πιστοποιητικά συνήθως ωθούν τις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε αλλαγές του τεχνολογικού τους εξοπλισμού με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Προκειμένου σε αυτή την περίπτωση να επηρεάζεται θετικά  η ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να δίνεται περιθώριο αλλά και κίνητρο (έως και υποχρέωση σε ορισμένες περιπτώσεις) στις επιχειρήσεις αυτές να επικεντρώνονται και στην βελτίωση των προϊόντων τους μέσω των τεχνολογικών αυτών αλλαγών. Συνεπώς, αυτό που απαιτείται είναι η εξεύρεση της χρυσής τομής ανάμεσα στο ύψος των επενδύσεων που πρέπει να γίνονται για την επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης και των επενδύσεων που πρέπει να γίνονται για την συνολική βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων (με άλλα λόγια η εξεύρεση του σημείου εκείνου όπου ο στόχος της εξοικονόμησης δεν επηρεάζει την ποιότητα των προϊόντων και συνεπώς και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης).

Σε ό,τι αφορά τη διανεμητική δικαιοσύνη, η δίκαιη διανομή υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που δημιουργούνται και στοχεύουν σε διάφορες κοινωνικοοικονομικές ομάδες με την υλοποίηση των εργαλείων πρέπει να είναι πρωτεύων μέλημα τόσο κατά το έλεγχο της αποτίμησης, όσο και κατά το σχεδιασμό των εργαλείων. Το κριτήριο της διανεμητικής δικαιοσύνης είναι από τα σημαντικότερα, αφού συνδέεται άμεσα με την σταθερή και ισομερή οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας, αλλά και την κοινωνική αποδοχή των εργαλείων. Λέγοντας διανεμητική δικαιοσύνη στην προκειμένη περίπτωση υπονοείται το ότι πρέπει σε πρώτη προσέγγιση οι υποχρεώσεις αλλά και σε δεύτερη (όχι όμως πάντα) τα δικαιώματα να διανέμονται αναλογικά στους διάφορους εμπλεκόμενους έτσι όπως αυτοί ορίζονται από κάθε εργαλείο πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας. Στην ουσία, με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο εκδημοκρατισμός, κατά κάποιο τρόπο, της λειτουργίας των εργαλείων, αφού το συνολικό βάρος που απαιτείται για την υλοποίηση και λειτουργία αυτών διαμερίζεται με τέτοιο τρόπο στους εμπλεκόμενους ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις που ορίζονται χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα σε κάποιους από αυτούς λόγω υπερβολικών απαιτήσεων (που για κάποιους άλλους εμπλεκόμενους είναι όμως φυσιολογικές ή και ασήμαντες). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας αποτελούν οι ενεργειακοί φόροι κάθε είδους. Μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι π.χ. ένας ενιαίος φόρος κατανάλωσης για όλες τις κατηγορίες και τα στρώματα των πολιτών θα έχει άλλη επιρροή και αποτέλεσμα για τα πλουσιότερα στρώματα και άλλη για τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Σε ακραίες περιπτώσεις κιόλας, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην μείωση της οικονομικής ανάπτυξης των κατώτερων οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων και ως εκ τούτου και σε αντιδράσεις έως και απόρριψη του συγκεκριμένου φόρου ως εργαλείου για την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνεπώς, ενδεχομένως ένα κλιμακωτό σύστημα φορολογίας (π.χ. ανάλογα με το εισόδημα των καταναλωτών, την κατανάλωση σε ενέργεια, κ.α.) να ήταν περισσότερο κατάλληλο για την ομαλή λειτουργία του εργαλείου αυτού.

- Η στήριξη της απασχόλησης: Ένα επιπρόσθετο, πολύ σημαντικό κριτήριο, το οποίο πρέπει να αποτελεί και κανόνα σχεδιασμού, είναι η στήριξη της (εργασιακής) απασχόλησης που πρέπει να παρέχουν τα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες και έτσι όπως έχει δομηθεί το πολιτικοοικονομικό σύστημα ως τις μέρες μας, (μη δίνοντας δηλαδή την δέουσα σημασία σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας και τις επιπτώσεις τους) είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να συναντώνται ιδιαίτερης σημασίας παραγωγικές διαδικασίες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται σε δράσεις που καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες ενέργειας, όπως για παράδειγμα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Ένα εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας είναι αναμενόμενο να επηρεάσει την απασχόληση σε ένα συγκεκριμένο ενεργειακό τομέα θετικά ή αρνητικά, αφού στις μέρες μας γύρω από τους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός ατόμων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να εξετάζεται η επίδραση του συγκεκριμένου εργαλείου στην απασχόληση και να μελετώνται τρόποι για την κάλυψη των όποιων κενών μπορεί να παρουσιάζονται στην απασχόληση. Για παράδειγμα, η ομαλή μετακίνηση εργατικού προσωπικού από τον τομέα της μεταφοράς πετρελαίου για ενεργειακούς σκοπούς, στον τομέα της συντήρησης – λειτουργίας νέων τεχνολογικών εγκαταστάσεων είναι μία λύση που θα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο μπορεί να είναι εφικτή.

- Ο χρόνος επίτευξης του δυναμικού εξοικονόμησης: Όπως προαναφέρθηκε η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου εργαλείου δε λαμβάνει χώρα κατά γραμμικό τρόπο, δεν εξοικονομούνται δηλαδή τα ίδια ποσά ενέργειας σε αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα μέτρα απαιτούν περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν ουσιαστικά (για τεχνικούς κυρίως λόγους), με αποτέλεσμα κι οι αντίστοιχες επενδύσεις να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής. Συνεπώς, ο χρόνος επίτευξης του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας είναι ένα αρκετά σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των διάφορων εργαλείων εξοικονόμησης.

- Το νομικό πλαίσιο και οι διάφορες γραφειοκρατικές δυσκολίες: Ένα επιπλέον κριτήριο αξιολόγησης με ιδιαίτερη σημασία είναι το υπάρχον πολιτικό και νομικό πλαίσιο που αφορά τα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας. Η πολιτική αποδοχή, αν και σε πρώτη φάση μπορεί να φαίνεται αυτονόητη, αφού εννοείται πως η χρήση εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας προέρχεται σχεδόν πάντα από πολιτικές αρχές, εντούτοις πρέπει να γίνει, διότι αναφέρεται κάτω και από το πρίσμα διεθνών οργανισμών. Έτσι για παράδειγμα, μπορεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να προτείνει προς εφαρμογή κάποιο εργαλείο, που οι κρατικές αρχές να μην κάνουν αποδεκτό και συνεπώς να δημιουργείται πρόβλημα στην υλοποίησή του, όχι μόνο μέσα στα στενά εθνικά πλαίσια, αλλά και μέσα σε όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού θα προκύπτουν πολλά ζητήματα, όπως αυτό του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών κ.α. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη διαφορετική πολυπλοκότητα που ενυπάρχει στις διαδικασίες διατύπωσης, καθιέρωσης και εφαρμογής όλων των απαραίτητων νομικών κανόνων για την εφαρμογή των εργαλείων εξοικονόμησης σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στην προσαρμογή τους με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιταγές. Εξάλλου, η γραφειοκρατία που ορίζει το πλαίσιο εφαρμογής των εργαλείων εξοικονόμησης είναι από μόνη της ένας σαφής δείκτης της υπάρχουσας πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας, πόσο μάλλον στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου οι ρυθμοί απομάκρυνσης των γραφειοκρατικών εμποδίων συνηθίζουν να είναι ιδιαίτερα χαμηλοί.

6.2.2. Επιλογή δράσεων εξοικονόμησης προς αξιολόγηση

Η επιλογή των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο προς αξιολόγηση ακολουθεί μια παρόμοια λογική με αυτή των κριτηρίων αξιολόγησης. Έτσι, θεωρήθηκε θεμιτό η επιλογή των δράσεων προς αξιολόγησης να αντανακλά σε όλο το φάσμα των δυνατών εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας. Για αυτό το λόγο οι δράσεις που επιλέχτηκαν προέρχονται σε γενικές γραμμές και από τους τρεις  βασικούς τομείς της ενεργειακής κατανάλωσης (οικιακός-τριτογενής, μεταφορές, βιομηχανία), και, μάλιστα, ορισμένες από αυτές (Εθνικό Πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010, Μηχανισμός στήριξης για τις ΑΠΕ, τη συμπαραγωγή και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας) δεν κατατάσσονται αποκλειστικά σε ένα τομέα οικονομικής δραστηριότητας κι ενεργειακής κατανάλωσης.

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαίο κάποιες από τις δράσεις εξοικονόμησης  που περιγράφονται στο κεφάλαιο 4 να ομαδοποιηθούν σε ευρύτερες κατηγορίες δράσεων. Έτσι, για παράδειγμα οι δράσεις που αφορούν στη βελτίωση των οδικών μεταφορών (βελτιώσεις στις υποδομές των οδικών μεταφορών, βελτιώσεις στα δημόσια δίκτυα μεταφοράς, Βελτιώσεις στα δημόσια λεωφορεία) εξετάζονται ενιαία κι όχι μία προς μία, όπως συμβαίνει και με τις δράσεις εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα (πρότυπα για τη θερμομόνωση των νέων κτιρίων στον οικιακό και τριτογενή τομέα, ρύθμιση της μέγιστης εσωτερικής θερμοκρασίας στους 18°C, κατανομή των δαπανών θέρμανσης σε κτίρια με πολλούς κατοίκους, κωδικοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας για τα κτίρια, διαδικασίες ενεργειακών ελέγχων-απαιτήσεις και οδηγίες, εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, πρότυπα επιθεώρησης για λέβητες κεντρικής θέρμανσης, πρότυπα απόδοσης για τους νέους λέβητες, πρότυπα επιθεώρησης για τους βιομηχανικούς λέβητες, υποχρεωτική λογιστική ενέργειας για τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις). Αυτό συμβαίνει διότι τα χαρακτηριστικά των περισσότερων από αυτές τις δράσεις είναι παρόμοια, όπως επίσης και τα πεδία της κατανάλωσης ενέργειας στα οποία στοχεύουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει έντονη αλληλοκάλυψη σε ό,τι αφορά τα υπαρκτά στοιχεία εφαρμογής κι εκτίμησης του δυναμικού εξοικονόμησης, αλλά και της γενικότερης λειτουργίας των προαναφερθέντων δράσεων. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα μέτρα ενεργοποιήθηκαν νομοθετικά ταυτόχρονα και εντός κοινών πολιτικών πλαισίων. Με άλλα λόγια είναι πρακτικά σχεδόν αδύνατο αλλά και μη σκόπιμο να εξεταστούν χωριστά δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που αποτελούν δομικά στοιχεία εφαρμογής της ίδιας πολιτικής. Τέλος, θεωρείται αυτονόητο ότι οι δράσεις που επιλέχτηκαν είναι αυτές με το υποτιθέμενο μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που επιλέχτηκαν προς αξιολόγηση και εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο είναι:

- Δράσεις εξοικονόμησης που αφορούν στα οχήματα μεταφοράς. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται:

  - Η τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων

  - Η κάρτα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων

  - Η προώθηση οχημάτων με χαμηλή ρύπανση

  - Η χρήση diesel και υγραερίου από τα ταξί και

  - Η επισήμανση με ετικέτες της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2  νέων αυτοκινήτων

- Το Εθνικό Πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα πολλαπλό συνδυασμό δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και στοχεύει και στους τρεις βασικούς τομείς της ενεργειακής κατανάλωσης.

- Δράσεις εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται:

- Τα πρότυπα για τη θερμομόνωση των νέων κτιρίων στον οικιακό και τριτογενή τομέα

- Η ρύθμιση της μέγιστης εσωτερικής θερμοκρασίας στους 18°C

- Η κατανομή των δαπανών θέρμανσης σε κτίρια με πολλούς κατοίκους

- Η κωδικοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας για τα κτίρια

- Οι διαδικασίες ενεργειακών ελέγχων κι οι αντίστοιχες απαιτήσεις και οδηγίες

- Η εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων

- Τα πρότυπα επιθεώρησης για λέβητες κεντρικής θέρμανσης

- Τα πρότυπα απόδοσης για τους νέους λέβητες

- Τα πρότυπα επιθεώρησης για τους βιομηχανικούς λέβητες

- Η υποχρεωτική λογιστική ενέργειας για τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

- Δράσεις για τη βελτίωση των οδικών μεταφορών.  Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται:

  - Οι βελτιώσεις στις υποδομές των οδικών μεταφορών

  - Οι βελτιώσεις στα δημόσια δίκτυα μεταφοράς

  - Οι βελτιώσεις στα λεωφορεία

6.3. Αποτίμηση εργαλείων πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα

Στη συνέχεια επιχειρείται να γίνει μια πρόχειρη και συνοπτική αποτίμηση της λειτουργίας των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας που επιλέχτηκαν στην προηγούμενη παράγραφο με βάση τα κριτήρια που αναλύθηκαν στην παράγραφο 6.1.1.

6.3.1. Δράσεις εξοικονόμησης που αφορούν στα οχήματα μεταφοράς

Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα ως προς το στόχο της εξοικονόμησης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μόνο η τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων και λιγότερο η επισήμανση με ετικέτες της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2  των νέων αυτοκινήτων αναμένεται να έχουν αξιόλογα αποτελέσματα, τουλάχιστον μέχρι το 2010. Πιο συγκεκριμένα,  προαναφέρθηκε ότι η σωστή και τακτική επιθεώρηση των οχημάτων μπορεί να οδηγήσει σε μια μέση μείωση 2% της κατανάλωσης καυσίμων στα οχήματα, γεγονός που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση κατά 25,04 ΚΤΙΠ μέχρι το 2010 και μείωση στις εκπομπές κατά 76 χιλιάδες τόνους CO2 . Ωστόσο, τα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα σε αυτή την κατηγορία δεν φαίνεται να παρουσιάζουν παρά μικρή αποτελεσματικότητα εξοικονόμησης, αφού σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων οι φορολογικές απαλλαγές είχαν πολύ μικρό αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμων μέχρι το 2005.

Ωστόσο, στο κριτήριο που αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, τα μέτρα που αφορούν τα οχήματα μεταφοράς δεν αποδίδουν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά, αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο και το δεύτερο μέτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το 2001 το επίπεδο συμμόρφωσης προς την κάρτα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων υπολογιζόταν στο 65-70% για όλα τα οχήματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Εντούτοις, είναι σαφές ότι υπάρχει έντονη έλλειψη συνειδητοποίησης σχετικά με την αποδοτικότητα των νέων, αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, πράγμα που φαίνεται κι από το γεγονός ότι τα περισσότερα ταξί στην Ελλάδα (>80%) χρησιμοποιούν ακόμα πετρέλαιο diesel, ενώ η δημόσια συνειδητοποίηση σε ό,τι αφορά την επισήμανση των νέων αυτοκινήτων ως Ευρωπαϊκό μέτρο είναι πρακτικά σχεδόν ανύπαρκτη.

Σε ό,τι αφορά το κριτήριο της διανεμητικής δικαιοσύνης οι διαφοροποιήσεις στους διάφορους φόρους καταχώρησης και κυκλοφορίας των οχημάτων μπορούν να θεωρηθούν γενικά δίκαιες, αφού οι κατανομές των φορολογικών βαρών γίνονται αναλογικά με την ιπποδύναμη των μηχανών και τις αντιρρυπαντικές προδιαγραφές. Η μόνη κατηγορία καταναλωτών που ωφελείται φανερά σε αυτή την περίπτωση είναι εκείνοι που κατέχουν κάποιου είδους ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα, αφού απαλλάσσονται από το φόρο κατανάλωσης καυσίμων και διάφορους περιορισμούς κυκλοφορίας (αφορά πρακτικά ένα πολύ μικρό αριθμό καταναλωτών σήμερα, ο οποίος, ωστόσο, ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον).

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση οι δράσεις εξοικονόμησης που αφορούν τα οχήματα μεταφοράς έχουν αναμφισβήτητα θετικό αντίκτυπο. Αυτό αποδεικνύεται από την ίδρυση 58 Δημόσιων Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων, την καθιέρωση παρόμοιων ιδιωτικών κέντρων, αλλά και πολλών άλλων υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ελέγχων, καρτών εκπομπών κλπ. Είναι ενδεικτικό ότι στην επαρχία παρατηρείται έντονη έλλειψη αναγκαίου προσωπικού για τη διεξαγωγή των τεχνικών ελέγχων.

Σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τις διάφορες γραφειοκρατικές δυσκολίες πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση, καθώς η νομοθετική ενεργοποίηση πολλών από τα παραπάνω μέτρα ξεκίνησε από το 1981 και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτό είναι ως ένα βαθμό φυσικό αφού στα εν λόγω μέτρα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή των κανόνων σε μια σειρά από διαφορετικές περιπτώσεις, ανάλογα με το μέγεθος των οχημάτων, τον τύπο, την ιπποδύναμη και τη χρήση τους. Ωστόσο, οι γραφειοκρατικές δυσκολίες επεκτείνονται αν σκεφτεί κανείς ότι στην έκδοση και την εφαρμογή ορισμένων από τις παραπάνω δράσεις εμπλέκονται πολλοί δημόσιοι και μη οργανισμοί, όπως τα Υπουργεία Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Οικονομίας, Ανάπτυξης αλλά και ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), όπως επίσης και διάφορες ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

6.3.2. Το Εθνικό Πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010

Η αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010 ως προς το στόχο της εξοικονόμησης είναι αναμφισβήτητα πολύ υψηλή. Οι εκτιμήσεις σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι ότι πρόκειται να επιφέρει μια μείωση στην κατανάλωση καυσίμων κατά 282,24 ΚΤΙΠ και μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 368,43 ΚΤΙΠ αν εφαρμοστούν όλα τα μέτρα μέχρι το 2010. Οι συνολικές μειώσεις εκπομπών θα είναι περίπου 18.208 χιλιάδες τόνοι . Ωστόσο, σε άλλη μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκτιμάται ότι οι μειώσεις, υπό ένα ρεαλιστικότερο σενάριο, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα φτάνουν το 45% το 2010 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Αν κι οι εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, ανάλογα με τις παραδοχές και τα σενάρια της κάθε μελέτης, εντούτοις θεωρείται αναμφισβήτητο ότι η δράση αυτή αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που ενεργοποιήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.

Σε ό,τι αφορά οικονομικό κόστος εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010 αναμένεται να ξεπεράσει τα 7.709 εκατομμύρια $ μέχρι το 2010 αν εφαρμοστούν όλα τα μέτρα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα δαπανηρό. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η εικόνα αυτή μετριάζεται αν σκεφτεί κανείς ότι η εφαρμογή μόνο των μέτρων με μηδενικό ή αρνητικό κόστος ευκαιρίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών  κατά 6.573 χιλιάδες τόνους μέχρι το 2010.

Για τα κριτήρια της επιρροής στην ανταγωνιστικότητα και τη διανεμητική δικαιοσύνη, της στήριξης της απασχόλησης και της κοινωνικής αποδοχής δεν είναι δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα παρά μόνο με ενδελεχή εξέταση όλων των επιμέρους μέτρων του Εθνικού Προγράμματος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010. Αυτό συμβαίνει διότι στο συγκεκριμένο Εθνικό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται πολυάριθμα και ετερόκλητα μέτρα που στοχεύουν σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας κι εφαρμόζονται από διαφορετικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική αποδοχή του Εθνικού Προγράμματος, δεν αναμένεται να υπάρξει καμία ιδιαίτερη αντίδραση στην εφαρμογή του, αφού οι επιμέρους διατάξεις του δε θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα κάποιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας αποκλειστικά. Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι τα περισσότερα από τα μέτρα που συγκαταλέγονται στο Εθνικό Πρόγραμμα, έχουν νομοθετηθεί ανεξάρτητα εδώ και αρκετά χρόνια, ή αποτελούν απλώς βελτιώσεις παλιότερων, ξεπερασμένων δράσεων. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τις συγκεκριμένες δράσεις αναμένεται να αποδειχθεί στην πράξη από την υιοθέτηση τους. Συμπερασματικά, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει μια μέση απόδοση στο κριτήριο της κοινωνικής αποδοχής και εναρμόνισης με το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο και τις πολιτισμικές εξελίξεις της κοινωνίας.

Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να είναι θετικές σε γενικές γραμμές, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες. Βέβαια, ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι τα περισσότερα από τα μέτρα εξοικονόμησης που συγκαταλέγονται στο Εθνικό Πρόγραμμα αφορούν τον οικιακό και τον τριτογενή τομέα κι ελάχιστα από αυτά επιδρούν στη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Βέβαια, αξίζει να τονιστεί για μία ακόμη φορά ότι θα πρέπει να εξεταστεί η επίδραση που θα έχει στην απασχόληση το κάθε επιμέρους μέτρο για να σχηματιστεί μια συνολική εικόνα για το Εθνικό Πρόγραμμα. Όσο για την επιρροή στην ανταγωνιστικότητα και τη διανεμητική δικαιοσύνη σημειώνεται ότι οι βασικές αρχές του προγράμματος συμπεριλαμβάνουν εκτός από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη και την αποδοτικότητα και τη δίκαιη κατανομή βαρών σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Μάλιστα, η κυβέρνηση έχει είδη αναπτύξει Ειδική Μονάδα Δράσης για να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πρόοδο του προγράμματος αναφορικά με τις παραπάνω αρχές.

Τέλος, η απόδοση της συγκεκριμένης δράσης εξοικονόμησης στο κριτήριο που αφορά το νομικό πλαίσιο και τις διάφορες γραφειοκρατικές δυσκολίες μπορεί να αξιολογηθεί ως αρκετά υψηλή. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το πρόγραμμα επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Ανάπτυξης μόνο, με αποτέλεσμα να υιοθετηθεί σε χρόνο ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Εξάλλου, η σχετικά ανεμπόδιστη σχεδίαση και εφαρμογή της πρώτης εκδοχής του προγράμματος που ολοκληρώθηκε το 2002 επιτρέπει αισιοδοξία σε αυτό το κριτήριο.

6.3.3. Δράσεις εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα

Η αποτελεσματικότητα των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα εκτιμάται γενικά ότι είναι υψηλή αναφορικά με τον στόχο για μείωση στην κατανάλωση και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, τα πιο αποτελεσματικά μέτρα σύμφωνα με μελέτες του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εκτιμάται ότι είναι η καθιέρωση προτύπων για τη θερμική μόνωση των νέων κτιρίων στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα, αλλά και όσα μέτρα έχουν να κάνουν με τη συντήρηση, την αποδοτικότητα και την επιθεώρηση των οικιακών και βιομηχανικών λεβήτων. Μάλιστα, το ποσοστό εξοικονόμησης σε αυτά τα μέτρα κυμαίνεται από 5-15%, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέτρα που εκτιμάται ότι δεν έχουν παρά ελάχιστο δυναμικό εξοικονόμησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα μέτρα που αφορούν στους λέβητες μόνο μπορεί να προκύψει εξοικονόμηση μεγαλύτερη από 200 ΚΤΙΠ μέχρι το 2010 με βάση τις αντίστοιχες οδηγίες. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι παραπάνω επεμβάσεις εξοικονόμησης στον οικιακό τομέα θεωρούνται αποτελεσματικές, η εκτίμηση αυτή έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη διαφόρων ειδών υποθέσεις, όπως την πλήρη εφαρμογή τους σε συνδυασμό με τη στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου τους, αλλά και άλλες που έχουν να κάνουν με τη μέση ηλικία των λεβήτων του οικιακού και τριτογενούς τομέα, τα υλικά των σωλήνων θέρμανσης κλπ.

Σε ό,τι αφορά το κριτήριο του οικονομικού κόστους εκτιμάται σε γενικές γραμμές ότι οι δράσεις εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα έχουν μια μέση απόδοση. Αυτό φαίνεται πρόχειρα κι από τον κατάλογο των μέτρων του Εθνικού Προγράμματος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπου δράσεις όπως η μόνωση κτιρίων στον οικιακό και τριτογενή τομέα, η αντικατάσταση παλιών συστημάτων λεβήτων, η συντήρηση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης κι η αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με άλλους χαμηλότερης κατανάλωσης καταλαμβάνουν τις μεσαίες θέσεις του πίνακα 4.3. Ωστόσο, για να διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πρώτη φάση οι ενεργειακοί έλεγχοι σύμφωνα με την πέμπτη δράση χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 60% του κόστους τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ενέργεια, προκειμένου να υποστηριχθούν οι μελέτες για τις προτεινόμενες επενδύσεις στο αρχικό στάδιο. Η υπουργική απόφαση δεν παρέχει από μόνη της επιχορηγήσεις, ωστόσο, οι κανονισμοί για τους ενεργειακούς έλεγχους δρουν σε συνεργασία με τα οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ, όπως επίσης και με τους νέους κανονισμούς ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, ενώ το ίδιο το ΚΑΠΕ συντονίζει ένα πρόγραμμα ενεργειακών ελέγχων στον τριτογενή τομέα, το οποίο παρέχει κονδύλια και τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το κριτήριο της ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, η απόδοση των δράσεων της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα πρέπει να θεωρείται από μέτρια έως πολύ χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οδηγία για τη θερμομόνωση των κτιρίων έβρισκε εφαρμογή μόνο στο 30% των κτιρίων του οικιακού τομέα και στο 35% των κτιρίων του τριτογενούς, ενώ σύμφωνα με δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μέχρι το 2001, το 45,7% των συνολικών λεβήτων στην Ελλάδα ήταν συμβατά με τα πρότυπα απόδοσης. Επιπλέον, η ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας είναι ένα ζήτημα που εναπόκειται σχεδόν αποκλειστικά στους τελικούς χρήστες και τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει παρά χαμηλή συνειδητοποίηση σε αυτό το θέμα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, πρέπει να τονιστεί ότι δεν διεξάγονταν παρά τμηματικά και μέσα στο πλαίσιο των κινήτρων για επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, με σκοπό περισσότερο να επιβεβαιώσουν τη σωστή λειτουργία των επενδύσεων παρά να καταγράψουν αναλυτικά την ενεργειακή κατάσταση(με εξαίρεση κάποιες επιθεωρήσεις και μελέτες που έχει διεκπεραιώσει το ΚΑΠΕ), ενώ η αξιοποίηση των αρχείων για την κατανάλωση ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα παραμένει μέχρι σήμερα ασήμαντη.

Αναφορικά με το κριτήριο της ανταγωνιστικότητας και της διανεμητικής δικαιοσύνης αξίζει να γίνει η παρατήρηση ότι το μέτρο που αφορά στην κατανομή των δαπανών σε κτίρια με πολλούς κατοίκους θα έχει ως αποτέλεσμα την ακριβέστερη και δικαιότερη κατανομή των δαπανών θέρμανσης, ιδιαίτερα στα νοικοκυριά με αυτόνομη θέρμανση.

Επίσης, οι δράσεις εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα αναμένεται ότι θα έχουν αναμφίβολα θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης για πολλές και διαφορετικές διαδικασίες, όπως είναι η διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων και στατιστικών μελετών, η παροχή τεχνικών συμβουλών και οδηγιών, οι επεμβάσεις ενεργειακού χαρακτήρα στο κτιριακό κέλυφος, αλλά κι η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων.

Τα διάφορα νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια στην εφαρμογή των δράσεων εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα έχουν με τον καιρό απομακρυνθεί χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η εφαρμογή τους είναι ανεμπόδιστη. Η νομοθετική σχεδίαση και καθιέρωση των παραπάνω μέτρων αποδείχτηκε ότι ήταν ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, αφού έπρεπε να οριστούν, να διατυπωθούν και να εφαρμοστούν μια σειρά από λεπτομερείς οδηγίες. Μάλιστα, οι περισσότερες απαιτούν η εφαρμογή των μέτρων να συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή των λεβήτων και των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλά και στην ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη δημιουργία ενός κώδικα ενεργειακής αποδοτικότητας για τα κτίρια και τη μείωση των εκπομπών  με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων καθυστέρησε εξαιτίας επανειλημμένων αναθεωρήσεων των δομικών διαδικασιών και των τεχνικών προτύπων, με αποτέλεσμα να τεθεί τελικά σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2006. Επίσης, οι εν λόγω δράσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν κι άλλες φορές στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να εναρμονιστούν με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως συμβαίνει με την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των νέων λεβήτων και το οικο-σήμα “CE”. Τέλος, ιδιαίτερα στην περίπτωση των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, εκτιμάται ότι η πιστοποίηση ενεργειακού ελέγχου θα είναι μια αρκετά επίπονη διαδικασία, καθώς στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο δύο πιστοποιημένα και διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια για αυτό το σκοπό, ένα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ένα στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

6.3.4. Δράσεις για τη βελτίωση των οδικών μεταφορών

Όπως έχει προαναφερθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων εξοικονόμησης για τη βελτίωση των οδικών μεταφορών θεωρείται πολύ υψηλή ιδιαίτερα για τις βελτιώσεις στις υποδομές και στα δημόσια δίκτυα μεταφοράς. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι το Υπουργείο Μεταφορών με την προώθηση των δημόσιων μέσων μεταφοράς στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο τους στις συνολικές αστικές μεταφορές στο 50% μέχρι το 2008, ενώ το Ελληνικό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος προβλέπει ότι μια 6% του μεριδίου των δημοσίων μέσων μεταφοράς, θα εξοικονομήσει 98ΚΤΙΠ ενέργειας και θα μειώσει τις εκπομπές  κατά 416 χιλιάδες τόνους. Ωστόσο, ένσταση στις παραπάνω εκτιμήσεις αποτελεί το γεγονός ότι το μερίδιο των λεωφορείων στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση είναι σχετικά χαμηλό ακόμα. Εξάλλου, δεν πρέπει να αμελείται ότι το δυναμικό εξοικονόμησης από τις επενδύσεις στο οδικό δίκτυο δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί επακριβώς, καθώς εξαρτάται από πολλούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, όπως η συμπεριφορά των τελικών χρηστών, οι συνθήκες κοινωνικής ευημερίας, η δραστηριότητα των μεταφορών κ.α. πέρα από τις τεχνικές παραμέτρους.

Είναι προφανές ότι το κόστος εφαρμογής των συγκεκριμένων δράσεων εξοικονόμησης θεωρείται κολοσσιαίο σε σύγκριση με αυτό των προηγουμένων δράσεων, καθώς οι επενδύσεις στις οδικές μεταφορές μόνο για την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών δέσμευαν ένα μεγάλο μέρος του εθνικού προϋπολογισμού και των κοινοτικών κονδυλίων για πολλά χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι την τελευταία δεκαετία έχουν δαπανηθεί πάνω από 1 δις € για βελτιώσεις στο δημόσιο δίκτυο μεταφορών.

Σε ό,τι αφορά το κριτήριο της απασχόλησης είναι προφανές ότι η βελτίωση στις υποδομές των μεταφορών δημιούργησε πολυάριθμες θέσεις εργασίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και βελτίωσης των υποδομών, αλλά και σε μετέπειτα εργασίες, όπως σε προγράμματα βελτιωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας και συνεργασίας των δημόσιων μέσων μεταφοράς, σε ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης, στη λειτουργία και την κατασκευή σταθμών στάθμευσης, σε υπηρεσίες έκδοσης καρτών πολλαπλών διαδρομών κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

7.1. Συμπεράσματα

Η μελέτη που έχει διεξαχθεί έως τώρα, τόσο για τα σύγχρονα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας, όσο και γενικότερα για τη σύνθεση σύγχρονων πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας μας οδηγεί στην εξαγωγή ορισμένων χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:

- Η εξοικονόμηση ενέργειας αναπόσπαστο στοιχείο της ενεργειακής πολιτικής

Όπως προαναφέρθηκε, σήμερα είναι αδύνατος ο σχεδιασμός αποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής χωρίς να ληφθεί υπόψη η εξοικονόμηση ενέργειας, αφού αποτελεί πλέον αναμφισβήτητο και αναπόσπαστο στοιχείο της, ενώ στην ουσία καθίσταται ένας επιπλέον ενεργειακός πόρος προς άμεση αξιοποίηση.

- Ύπαρξη μη συνεκτικής πολιτικής για την προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Η πολιτική για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σε κοινοτικό και ακόμα περισσότερο σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε συνεκτική ούτε ολοκληρωμένη. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος από τα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας έχουν υιοθετηθεί στα πλαίσια πολιτικών με διαφορετικούς στόχους, όπως είναι οι πολιτικές για το περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια η πολιτική για την εξοικονόμηση της ενέργειας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μεμονωμένα και αποσπασματικά μέτρα και δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα σύνθεσης αποτελεσματικών “πακέτων” μέτρων.

- Υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης των μέτρων με υψηλό κόστος εφαρμογής

Όπως προκύπτει από την ανάλυση στα προηγούμενα κεφάλαια, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που στην πράξη αποδεικνύεται ότι διαθέτουν μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης είναι αυτά που έχουν καταστεί υποχρεωτικά μέσω νομοθέτησης και αυτά που έχουν υψηλό κόστος εφαρμογής. Βέβαια κι οι εθελοντικές συμφωνίες έχουν αξιόλογο δυναμικό εξοικονόμησης, αλλά τα υποχρεωτικά μέτρα και τα μέτρα με υψηλό προϋπολογισμό εγγυώνται πιο σίγουρα αποτελέσματα, ιδιαίτερα στον οικιακό και τριτογενή τομέα.

- Χαμηλή ευαισθητοποίηση καταναλωτικού κοινού

Είναι προφανές ότι η ευαισθητοποίηση που έχει δείξει μέχρι σήμερα το καταναλωτικό κοινό είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα το επίπεδο συνειδητοποίησης σχετικά με το ζήτημα της ενεργειακής εξοικονόμησης είναι σχεδόν μηδαμινό. Αυτό καταδεικνύει και την ανάγκη για το σχεδιασμό και τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων, τα οποία να στοχεύουν στην ενημέρωση και επιμόρφωση του καταναλωτικού κοινού, και μέσω των οποίων θα αποδεικνύεται με σαφή τρόπο το οικονομικό όφελος που θα έχει ο ίδιος ο καταναλωτής από την εξοικονόμηση ενέργειας.

- Θετική επίδραση στην απασχόληση

Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στην απασχόληση από την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης αποδεικνύεται σχετικά εύκολα ότι τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας κάθε άλλο παρά μειώνουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Στο κείμενο της διπλωματικής εργασίας αναφέρθηκαν συγκεκριμένες μελέτες που αποδεικνύουν ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας οφείλεται στις νέες δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας που προκύπτουν από την υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα τα περισσότερα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δεν αφορούν τη βιομηχανία με αποτέλεσμα να μην επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση.

- Αύξηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας λόγω απελευθέρωσης της αγοράς

Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι πλέον προφανές ότι συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή απόδοση και την ορθολογική διαχείριση ενέργειας. Μάλιστα, η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη αφού η απελευθερωμένη  ενεργειακή αγορά δε νοείται χωρίς τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης ως συστατικό στοιχείο ανταγωνισμού, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πλέον  ξεχωριστό κλάδο και εμπορεύσιμο αγαθό στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας.

- Σε ελληνικό επίπεδο παρατηρείται μεγαλύτερη εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τον κτιριακό τομέα

Μέχρι σήμερα έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι υφίστανται μεγάλες διαφορές στην εφαρμογή των δράσεων εξοικονόμησης από τομέα σε τομέα στην Ελλάδα. Έτσι, είναι προφανές ότι τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στον κτιριακό τομέα είναι πολύ περισσότερα από τα αντίστοιχα στη βιομηχανικό και στον τομέα των μεταφορών, αφού εγγυώνται άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, οι δυνατότητες επέμβασης στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι σαφώς περισσότερες και πιο τυποποιημένες, από ό,τι στους άλλους δύο τομείς, ενώ έχουν και σχετικά μικρότερο κόστος και χρόνο αποπληρωμής. Αντιθέτως, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών απαιτούν κατάρτιση πολύπλοκων νομοθετικών πλαισίων και κάποιες φόρες απαιτούν επενδύσεις ευρείας κλίμακας, ενώ οι δράσεις εξοικονόμησης στον βιομηχανικό τομέα απαιτούν ενδελεχή μελέτη κι επιθεώρηση του κάθε βιομηχανικού κλάδου ξεχωριστά.

7.2. Προοπτικές

Μετά από την παρούσα μελέτη που έγινε, είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν κάποια ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης με βάση τα θεμέλια που ήδη αυτή η διπλωματική έθεσε. Συνεπώς, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ερευνηθεί:

- Η χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης για την επιλογή συγκεκριμένου πακέτου εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας σε κάποια χώρα. Η μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών μιας χώρας που θέλει να εισάγει στην πολιτική της εξοικονόμησής της νέα εργαλεία θα ήταν το πρώτο βήμα για μία τέτοια προσπάθεια. Εν συνεχεία, με βάση αυτή, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο πολυκριτηριακής ανάλυσης για ένα πλήθος εργαλείων (επιλογή βαρών, βαθμών αποδοτικότητας κ.α.) προκειμένου να βρεθεί το βέλτιστο πακέτο εργαλείων ενεργειακής αποδοτικότητας για τις ανάγκες της χώρας αυτής.

- Η ανάλυση της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας σε συγκεκριμένη χώρα, έτσι ώστε να αποτυπωθούν πιο καθαρά οι διαφοροποιήσεις που μπορούν να έχουν αυτά στον τρόπο λειτουργίας τους από χώρα σε χώρα. Δυστυχώς, μία τέτοια προσπάθεια είναι αρκετά δύσκολη να υλοποιηθεί αφού αφενός τα αποτελέσματα των εργαλείων στη μείωση της κατανάλωσης απαιτούν το πέρασμα μιας κάποιας χρονικής περιόδου για να φανούν, αφετέρου τα περισσότερα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή τους εδώ και λίγα χρόνια μόνο.

- Η ευρύτερη επιστημονική και πρακτική διασύνδεση των εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής και εξοικονόμησης ενέργειας, ούτως ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα σχεδιασμένα “πακέτα” μέτρων που θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα όχι μόνο σε ολόκληρο τον ενεργειακό τομέα, αλλά και στην επίτευξη των διαχρονικών στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της βελτίωσης του επιπέδου ζωής. Εξάλλου είναι προφανές ότι τα περιθώρια δράσης και στους δύο τομείς είναι κάτι παραπάνω από μεγάλα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας Ι.1: Λίστα Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

| Έτος | Νομοθέτημα |  | Τίτλος Νομοθετήματος |
| --- | --- | --- | --- |
| 1973 | Οδηγία 238 | 73/238/ ΕΟΚ | Περί μέτρων προορισμένων να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών εφοδιασμού με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου |
| 1975 | Ψήφισμα του Συμβουλίου 1975 |  | Περί του καθορισμού βραχυπρόθεσμου στόχου στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας για το 1976/1977 |
| 1976 | Πρόταση του Συμβουλίου | 76/492/ ΕΟΚ | Για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της προώθησης της θερμικής μόνωσης των κτιρίων |
| 1977 | Απόφαση του Συμβουλίου 706 | 77/706/ ΕΟΚ | Περί καθορισμού κοινοτικού στόχου μειώσεως της καταναλώσεως πρωτογενούς ενεργείας σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου |
| 1977 | Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου | 77/712/ ΕΟΚ | Σχετικά με τον έλεγχο του εξοπλισμού θέρμανσης, την παραγωγή ζεστού νερού και τη μέτρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας των νέων κτιρίων. |
| 1978 | Οδηγία 170 | 78/170 /ΕΟΚ | Περί λειτουργίας των μονάδων παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και σε νέα μη βιομηχανικά κτίρια καθώς και περί της μονώσεως του δικτύου διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσεως στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια |
| 1979 | Οδηγία 167 | 79/167/ ΕΟΚ | Για τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων στον κτιριακό τομέα |
| 1979 | Οδηγία 531 | 79/531/ EOK | Περί εφαρμογής στους ηλεκτρικούς φούρνους της οδηγίας όσον αφορά την πληροφόρηση για την κατανάλωση ενεργείας των οικιακών συσκευών με την μέθοδο ετικέτας |
| 1979 | Απόφαση 639 του Συμβουλίου | 79/639/ EOK | Περί του τρόπου εφαρμογής της αποφάσεως του Συμβουλίου 77/706/ΕΟΚ |
| 1980 | Ψήφισμα του Συμβουλίου |  | Περί των νέων γραμμών δράσεως της Κοινότητος σε θέματα οικονομιών ενεργείας |
| 1982 | Απόφαση 885 του Συμβουλίου | 82/885/ ΕΟΚ | Για τη βελτιωμένη απόδοση των λεβήτων για τη θέρμανση χώρου και την παραγωγή ζεστού νερού |
| 1984 | Κανονισμός 189 του Συμβουλίου | 189/84/ ΕΟΚ | Για τη θέσπιση ειδικών μέτρων κοινοτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενεργειακής στρατηγικής |
| 1985 | Ψήφισμα του Συμβουλίου |  | Για τη βελτίωση των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας των κρατών μελών |
| 1985 | Ψήφισμα του Συμβουλίου |  | Για την ορθολογική χρησιμοποίηση της ενέργειας στον τομέα των κτιρίων |
| 1988 | Οδηγία 106 | 89/106/ ΕΟΚ | Για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών |
| 1988 | Οδηγία 609 | 88/609/ ΕΟΚ | Για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης |
| 1990 | Οδηγία 396 | 396/90 ΕΟΚ | Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές αερίου |
| 1992 | Οδηγία 42 | 92/42/ ΕΟΚ | Σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα |
| 1992 | Οδηγία 60 | 92/60/ ΕΟΚ | Σχετικά με την ένδειξη μέσω ετικετών της ενεργειακής απόδοσης πλυντηρίων-στεγνωτηρίων |
| 1992 | Οδηγία 75 | 92/75/ ΕΟΚ | Σχετικά με την ένδειξη μέσω ετικετών και προτύπων απόδοσης της κατανάλωσης ενέργειας από τις οικιακές συσκευές. |
| 1992 | Ψήφισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα |  | Σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για μια κοινοτική στρατηγική περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (Φόρος CO2/ενέργειας) |
| 1993 | Οδηγία 76 | 93/76/ΕΚ | Σχετικά με την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων |
| 1994 | Οδηγία 2 | 94/2/ΕΚ | Περί εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες, καθώς και τους συνδυασμούς αυτών |
| 1994 | Τελική πράξη της Διάσκεψης |  | Τελική πράξη της Διάσκεψης της Χάγης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας - Παράρτημα 3: Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα |
| 1995 | Οδηγία 12 | 95/12/ΕΚ | Σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επισήμανση με ετικέτες των οικιακών συσκευών πλυντηρίου |
| 1995 | Οδηγία 13 | 95/13/ΕΚ | Για την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών στεγνωτηρίων ρούχων |
| 1995 | Οδηγία 539 | 95/539/ΕΕ | Ανανέωση της θητείας των μελών και διορισμός νέων μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω δικτύων αγωγών μεταφοράς |
| 1996 | Οδηγία 57 | 96/57/ΕΚ EE L 236 | Σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασμών τους |
| 1996 | Οδηγία 60 | 96/60/ΕΚ | Για την εκτέλεση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων |
| 1996 | Οδηγία 89 | 96/89/ΕΚ | Για τροποποίηση της οδηγίας 95/12/ΕΚ για την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών πλυντηρίων ρούχων |
| 1996 | Οδηγία 92 | 96/92/ΕΚ | Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας |
| 1996 | Απόφαση του Συμβουλίου | 96/737/ ΕΚ | Σχετικά με πολυετές πρόγραμμα προώθησης της αποτελεσματικότερης χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα - SAVE II |
| 1997 | Οδηγία 17 | 97/17/ΕΚ | Για την εκτέλεση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων |
| 1997 | Ανακοίνωση από την Επιτροπή | 97/514/ ΕΚ | Περί μιας κοινοτικής στρατηγικής για την προώθηση της συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας και θερμότητας και για την αφαίρεση εμποδίων στη διάδοση της. |
| 1997 | Κανονισμός | 701/97/ ΕΚ | Για τη θέσπιση προγράμματος για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα - Πρόγραμμα SYNERGY |
| 1997 | Ψήφισμα του Συμβουλίου | 98/C 4/01 | Σχετικά με μια κοινοτική στρατηγική για την προώθηση της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού |
| 1998 | Οδηγία 11 | 98/11/ΕΚ | Για την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών λαμπτήρων |
| 1998 | Οδηγία 30 | 30/1998/ ΕΚ | Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου |
| 1998 | Ψήφισμα του Συμβουλίου |  | Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
| 1998 | Ανακοίνωση από την Επιτροπή | 98/246/ ΕΚ | «Προς μια στρατηγική για την ορθολογική χρήση της ενέργειας» |
| 1998 | Ψήφισμα του Συμβουλίου | 98/C 394/01 | Για την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα |
| 1998 | Τελική Πράξη της Διεθνούς Διάσκεψης και Απόφαση |  | Σχετικά με την τροποποίηση των εμπορικών διατάξεων της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας |
| 1998 | Απόφαση του Συμβουλίου 21 | 1999/21/ ΕΚ, Ευρατόμ | Για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για δράσεις στον τομέα της ενέργειας (1998-2002) και συναφή μέτρα |
| 1998 | Απόφαση του Συμβουλίου 22 | 1999/22/ΕΚ | Για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος μελετών, αναλύσεων, προβλέψεων και άλλων συναφών εργασιών στον τομέα της ενέργειας (1998-2002) |
| 1998 | Απόφαση του Συμβουλίου 23 | 1999/23ΕΚ | Για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας (1998-2002) |
| 1998 | Απόφαση του Συμβουλίου 24 | 1999/24/ΕΚ | Για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος τεχνολογικών δράσεων για την προώθηση της αντιρρυπαντικής και αποδοτικής χρησιμοποίησης των στερεών καυσίμων (1998-2002) |
| 1999 | Πρόταση της Επιτροπής | 1999/6/ ΕΚ | Για την εθελοντική επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης βιομηχανικών ηλεκτρικών κινητήρων |
| 1999 | Οδηγία 9 | 1999/9/ ΕΚ | Για την τροποποίηση της οδηγίας 97/17/ΕΚ για την εκτέλεση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών πλυντηρίων πιάτων |
| 1999 | Οδηγία 94 | 1999/94/ ΕΚ | Σχετικά με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 στην αγορά νέων επιβατικών οχημάτων |
| 1999 | Απόφαση του Συμβουλίου 280 | 1999 /280/ΕΚ | Όσον αφορά κοινοτική διαδικασία πληροφόρησης και διαβούλευσης σχετικά με το κόστος εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο και τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην κατανάλωση |
| 1999 | Απόφαση της Επιτροπής | 1999 /566/ΕΚ κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1701 | Για την εφαρμογή της απόφασης 1999/280/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά κοινοτική διαδικασία πληροφόρησης και διαβούλευσης σχετικά με το κόστος εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο και τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην κατανάλωση |
| 1999 | Ψήφισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΚΑΧ | 1999/C 321/08 | Σχετικά με την αξιολόγηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη υπέρ της βιομηχανίας άνθρακα |
| 2000 | Οδηγία 55 | 2000/55/ ΕΚ | Σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού |
| 2000 | Ανακοίνωση της Επιτροπής | 2000/247/ ΕΚ | Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα |
| 2000 | Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 646 | 646/2000/ΕΚ | Σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα (ALTENER) (1998-2002) |
| 2000 | Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 647 | 647/2000/ΕΚ | Σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (SAVE) (1998-2002) |
| 2000 | Απόφαση της Επιτροπής | 2000/761/ΕΚ κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 2683 | Για καθορισμό των εξειδικεύσεων των έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων με την απόφαση αριθ. 1254/96/ΕΚ/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου |
| 2000 | Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | 2000/769/ΕΚ | «Πράσινη Βίβλος για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού |
| 2001 | Οδηγία 6 | 2001/6/ ΕΚ | Σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος Energy Star για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού |
| 2001 | Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου | 2001/58/ ΕΚ | Σχετικά με τον καθορισμό των νέων προσανατολισμών για τη θέσπιση του πολυετούς προγράμματος πλαισίου για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας (1998-2002) SYNERGY, που απορρέει από το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο για δράσεις στον τομέα της ενέργειας και άλλα συναφή μέτρα. |
| 2001 | Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | 2001/68/ ΕΚ | «Πράσινη Βίβλος σχετικά με την ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων» |
| 2001 | Οδηγία 77 | 2001/77/ ΕΚ | Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας |
| 2001 | Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής | 2001/274/ ΕΚ | Όσον αφορά το εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών παραγόντων στις δημόσιες συμβάσεις |
| 2001 | Απόφαση του Συμβουλίου | 2001/353/ΕΚ | Για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για δράσεις και μέτρα που θα ληφθούν δυνάμει του προγράμματος –πλαισίου για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας (1998-2002) που υπάγεται στο πολυετές πρόγραμμα-πλαίσιο για δράσεις στον τομέα της ενέργειας και συναφή μέτρα |
| 2001 | Απόφαση του Συμβουλίου | 2001/469/ΕΚ | Σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μεταξύ της κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού |
| 2001 | Απόφαση της Επιτροπής | 2001/546/ΕΚ, κοινοποιηθείσα υπό τον αριθ. Ε(2001) 1843 | Για τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό φόρουμ ενέργειας και μεταφορών» |
| 2001 | Απόφαση του Συμβουλίου | 2001/595/ΕΚ | Για τη συνομολόγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της τροποποίησης των εμπορικών διατάξεων της συνθήκης για τον χάρτη ενέργειας |
| 2001 | Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | 2001/761/ ΕΚ | Για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου(EMAS) |
| 2001 | Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | 2422/2001 | Σχετικά με κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό |
| 2002 | Οδηγία 31 | 2002/31/ ΕΚ | Για εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών κλιματιστικών |
| 2002 | Οδηγία 40 | 2002/40/ ΕΚ | Περί εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΚ του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών φούρνων |
| 2002 | Οδηγία 91 | 2002/91/ ΕΚ | Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων |
| 2002 | Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | 431/2002/ ΕΚ | Για τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση-επιλογές για δράση σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο |
| 2003 | Οδηγία 30 | 2003/30/ ΕΚ | Για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές |
| 2003 | Οδηγία 54 | 2003/54/ ΕΚ | Σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΟΚ |
| 2003 | Οδηγία 55 | 2003/55/ ΕΚ | Σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου |
| 2003 | Οδηγία 66 | 2003/66/ ΕΚ | Για την τροποποίηση της οδηγίας 94/2/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1994 περί εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες καθώς και τους συνδυασμούς αυτών |
| 2003 | Οδηγία 87 | 2003/87/ ΕΚ | Σχέδιο για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση |
| 2003 | Οδηγία 96 | 2003/96/ ΕΚ | Σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας |
| 2003 | Απόφαση της Επιτροπής | 2003/168/ ΕΚ | Για την ίδρυση του γραφείου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Energy Star |
| 2003 | Οδηγία 269 | 2003/269/ ΕΚ | Σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού |
| 2003 | Οδηγία 739 | 2003/739/ ΕΚ | Περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών |
| 2003 | Απόφαση της Επιτροπής | 2003/796/ ΕΚ | Σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο |
| 2003 | Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 1228/2003/ΕΚ | Σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας |
| 2003 | Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 1229/2003/ΕΚ | Για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ.1254/96/ΕΚ |
| 2003 | Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 1230/2003/ΕΚ | Για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος δράσεων στον τομέα της ενέργειας με τίτλο «Ευφυής ενέργεια-Ευρώπη» για την περίοδο 2003-2006 |
| 2004 | Οδηγία 8 | 2004/8/ ΕΚ | Για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ |
| 2004 | Οδηγία 42 | 2005/42/ ΕΚ | Καθορισμός της θέσης της Κοινότητας για απόφαση των διαχειριστικών φορέων, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού, όσον αφορά την αναθεώρηση του παραρτήματος Γ μέρος ΙΙ όπου ορίζονται οι προδιαγραφές για τις οθόνες |
| 2004 | Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | 2004/78/ ΕΚ | Για την προώθηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας στις μεταφορές με μέτρα οικονομικού χαρακτήρα |
| 2005 | Οδηγία 32 | 2005/32/ ΕΚ | Για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου |
| 2005 | Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | 2005/121- τελικό , 2005/50 | Σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία |
| 2005 | Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | 2005/265/ ΕΚ | «Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα» |
| 2006 | Οδηγία 32 | 2006/32/ ΕΚ | Για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου |
| 2006 | Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | 2006/105/ ΕΚ | «Πράσινη Βίβλος –Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια» |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας ΙΙ.1.: Δυναμικά εξοικονόμησης στον οικιακό τομέα

| ΜΕΤΡΟ | ΣΧΟΛΙΑ | ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για ψυκτικές συσκευές | 96/57/ΕΚ, νομοθετικό, υποχρεωτικό | Χαμηλό |
| Ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για λέβητες ζεστού νερού | 92/42/ΕΚ, νομοθετικό | Υψηλό |
| Επισήμανση με ετικέτες των οικιακών συσκευών | 92/75/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Υψηλό |
| Επισήμανση με ετικέτες των οικιακών πλυντηρίων ρούχων | 95/12/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Μεσαίο |
| Ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία των λαμπτήρων φθορισμού | 2000/55/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Μεσαίο |
| Επισήμανση με ετικέτες των οικιακών πλυντηρίων πιάτων | 97/17/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Μεσαίο |
| Επισήμανση με ετικέτες των οικιακών λαμπτήρων | 98/11/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Υψηλό |
| Επισήμανση με ετικέτες των οικιακών κλιματιστικών | 2002/31/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Χαμηλό |
| Επισήμανση με ετικέτες των οικιακών ηλεκτρικών φούρνων | 2002/40/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Μεσαίο |
| Εθελοντικές συμφωνίες για τις απώλειες σε κατάσταση αναμονής των ηλεκτρικών λεβήτων νερού | CECED, μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Εθελοντική συμφωνία για τα πλυντήρια ρούχων (2002-2008) | CECED, μέτρο συνεργασίας | Μεσαίο |
| Ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων | 93/76/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό | Χαμηλό |
| Ενεργειακή προμήθεια και πρόγραμμα ενημέρωσης για τις ψυκτικές συσκευές | and information program for cold appliances, μέτρο συνεργασίας | Μεσαίο |
| Ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες | 2006/32/ΕΚ, | Υψηλό |
| Εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης για μια ενεργειακά αειφόρα Ευρώπη | Public awareness campaign for an Energy Sustainable Europe, σε εξέλιξη (2004-2006) Ενημερωτικό/ εκπαιδευτικό | Υψηλό |
| Προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ | 2001/77/ΕΚ, | Υψηλό |
| Επισήμανση με ετικέτες των οικιακών πλυντηρίων- στεγνωτηρίων | 92/60/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Χαμηλό |
| Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για τα κτίρια | 79/167/ΕΚΑΧ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Άγνωστο |
| Ετικέτες για τις ψυκτικές συσκευές | 2003/66/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Υψηλό |
| Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων | 2002/91/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Υψηλό |
| Εθελοντική συμφωνία για τις απώλειες των τηλεοράσεων σε κατάσταση αναμονής και λειτουργίας | Negotiated agreement EACEM for TV (stand-by mode and on-mode), μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Επισήμανση με ετικέτες του γραφειακού εξοπλισμού (Energy Star) | Energy Labelling Office Equipment , μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Έλεγχος του εξοπλισμού θέρμανσης, παραγωγή νερού και μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας | 77/712/ΕΚ, νομοθετικό/ δεοντολογικό, κανονιστικό, πρότυπο | Άγνωστο |
| Εθελοντική συμφωνία για το περιορισμό της ισχύος απωλειών σε κατάσταση αναμονής στο 1W | 1-Watt Stand-by Initiative, μέτρο συνεργασίας | Άγνωστο |
| Κανονισμός λειτουργίας για τις ψηφιακές τηλεοράσεις | Code of conduct EICTA (EACEM) Digital TV Services, μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Κανονισμός λειτουργίας για τις εξωτερικές συσκευές παροχής ισχύος (απώλειες σε φάση αναμονής) | Code of conduct EICTA (EACEM) External Power Supplies (stand-by losses), μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Εθελοντική συμφωνία για τις απώλειες σε φάση αναμονής του ακουστικού εξοπλισμού | Negotiated Agreement EICTA (EACEM) Audio-Equipment (stand-by mode), μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Για την απόδοση των συσκευών θέρμανσης (χώρου και νερού) | 78/170/ΕΚ, νομοθετικό/ δεοντολογικό, κανονιστικό, πρότυπο | Άγνωστο |
| Τροποποιημένη οδηγία για την απόδοση των συσκευών θέρμανσης (χώρου και νερού) | Amendment Performance of Heat Generators for Space Heating and the Production of Hot Water (82/885/EU), νομοθετικό/ δεοντολογικό, κανονιστικό, πρότυπο | Άγνωστο |
| Εθελοντική συμφωνία για τα VCRs σε κατάσταση λειτουργίας και αναμονής | Negotiated Agreement EACEM for VCRs (stand-by mode and on-mode), μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Ορθολογική χρήση ενέργειας με τη θερμική μόνωση των κτιρίων | 76/492/ΕΚ, νομοθετικό/ δεοντολογικό, κανονιστικό, πρότυπο | Άγνωστο |
| Αυτοδέσμευση για την απόδοση των CRT και των LCD τηλεοράσεων αλλά και για τις απώλειες σε κατάσταση αναμονής των DVDs | EICTA Self Commitment to improve the energy performance of CRT and flat LCD televisions and stand-by mode for DVD players, μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Κανονισμός λειτουργίας για τον ευρυζωνικό εξοπλισμό | Code of Conduct on Energy Consumption of Broadband Equipment, (προτεινόμενο), μέτρο συνεργασίας | Άγνωστο |
| Επισήμανση με ετικέτες των οικιακών ηλεκτρικών στεγνωτήρων | 95/13/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Υψηλό |
| Επισήμανση με ετικέτες των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και των συνδυασμών τους | 94/2/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Υψηλό |
| Εκστρατεία για την προώθηση των ΑΠΕ | Campaign for Take-OFF Renewable Energies 1999-2003 | Άγνωστο |
| Εθελοντική συμφωνία για τα πλυντήρια πιάτων | CECED Voluntary Commitment Dishwashers, μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Εθελοντική συμφωνία για τα πλυντήρια ρούχων I | CECED Voluntary Commitment Washing Machines I, μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |

Πίνακας ΙΙ.2.: Δυναμικά εξοικονόμησης στον τομέα των μεταφορών

| ΜΕΤΡΟ | ΣΧΟΛΙΑ | ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες | 2003/729/ΕΚ (προτεινόμενη) | Υψηλό |
| Προώθηση των βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές | 2003/30/ΕΚ, οικονομικό/ χρηματοδότηση, επιχορηγήσεις | Υψηλό |
| Περιβαλλοντική συμφωνία με την αυτοκινητοβιομηχανία για μείωση των εκπομπών CO2 από τα ελαφριά εμπορικά αυτοκίνητα | Environmental agreement with car industry on reductions of emissions from Light Commercial Vehicles | Άγνωστο |
| Σχέδιο για παρακολούθηση των μέσων εκπομπών CO2 από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα | Scheme to monitor the average specific emissions of from new passenger cars, Απόφαση 1753/2000/ΕΚ | Άγνωστο |
| Ετικέτες για την ομαδοποίηση των νέων επιβατικών αυτοκινήτων ως προς την οικονομία καυσίμων | 1999/94/ΕΚ, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Μεσαίο |
| Οικονομικά μέτρα για την προώθηση της αποδοτικότητας των καυσίμων στα αυτοκίνητα | Ανακοίνωση 2004/78/ΕΚ, οικονομικό/ φορολογικό μέτρο | Μεσαίο |
| Εθελοντικές συμφωνίες για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα | Ανακοίνωση 2004/78/ΕΚ, μέτρο συνεργασίας | Υψηλό |
| Πρόταση για μείωση των εκπομπών CO2 από τα LCVs (Light Commercial Vehicles) | Ανακοίνωση 2004/78/ΕΚ, μέτρο συνεργασίας | Υψηλό |
| Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση | 2000/247/ΕΚ, σε εξέλιξη | Άγνωστο |

Πίνακας ΙΙ.3.: Δυναμικά εξοικονόμησης στον βιομηχανικό τομέα

| ΜΕΤΡΟ | ΣΧΟΛΙΑ | ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών κινητήρων στις βιομηχανίες | Motor Challenge Program, Υπό σχεδιασμό, εκπαιδευτικό/ ενημερωτικό | Χαμηλό |
| Εθελοντική δέσμευση για επισήμανση με ετικέτες των ηλεκτρικών κινητήρων | Voluntary Labelling of electric motors (CEMEP/EU Agreement), Σε εξέλιξη, εκπαιδευτικό/ ενημερωτικό | Χαμηλό |
| Πρόγραμμα EMAS | E2MAS, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Χαμηλό |
| Εμπόριο Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου | 2003/87/ΕΚ, μηχανισμός βασισμένος στην αγορά, εμπόριο ρύπων | Άγνωστο |

Πίνακας ΙΙ.4.: Δυναμικά εξοικονόμησης στον τριτογενή τομέα

| ΜΕΤΡΟ | ΣΧΟΛΙΑ | ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Green Light” | European GreenLight Program, σε εξέλιξη, μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Επισήμανση με ετικέτες του γραφειακού εξοπλισμού (Πρόγραμμα Energy Star) | Energy Labelling Office Equipment (Energy Star), σε εξέλιξη, ενημερωτικό/ εκπαιδευτικό | Χαμηλό |
| Κανονισμός για τις απώλειες ισχύος σε φάση αναμονής στις συσκευές εξωτερικής παροχής ισχύος | Code of Conduct EICTA (EACEM) External Power Supplies (stand-by losses), σε εξέλιξη, μέτρο συνεργασίας | Χαμηλό |
| Κανονισμός για την ενεργειακή κατανάλωση του ευρυζωνικού εξοπλισμού | Code of Conduct on Energy Consumption of Broadband Equipment, προτεινόμενο, μέτρο συνεργασίας | Άγνωστό |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας ΙΙΙ.1: Δυναμικά εξοικονόμησης στον οικιακό τομέα

| ΜΕΤΡΟ | ΣΧΟΛΙΑ | ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Επισήμανση με ετικέτες των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών | Π.Δ. 180/1994, κι οι επακόλουθες Υ.Α., νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό, 92/75/ΕΚ | Υψηλό |
| Κατανομή των δαπανών για θέρμανση σε κτίρια με πολλούς κατοίκους | Π.Δ. 27/9/1985, νομοθετικό/ δεοντολογικό, όχι ευρωπαϊκό | Χαμηλό |
| Πρότυπα επιθεώρησης για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης | Υ.Α. 10315, νομοθετικό/ δεοντολογικό, όχι ευρωπαϊκό | Υψηλό |
| Κωδικοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας για τα κτίρια | Αναθεώρηση της Υ.Α. 21475/4707/1998, προτεινόμενο, νομοθετικό/ ενημερωτικό, όχι ευρωπαϊκό | Χαμηλό |
| Πρότυπα για τη θερμική μόνωση των κτιρίων | Π.Δ. 04, νομοθετικό/ ενημερωτικό, όχι ευρωπαϊκό | Υψηλό |
| Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων αυτόνομης θέρμανσης και αγωγών | Π.Δ. 38/91, νομοθετικό/ δεοντολογικό, όχι ευρωπαϊκό | Υψηλό |
| Όριο εσωτερικής θερμοκρασίας στους 18οC | DCM 16.08, νομοθετικό/ δεοντολογικό, όχι ευρωπαϊκό | Χαμηλό |
| Φορολογική εξαίρεση για τη χρήση συσκευών φυσικού αερίου και ΑΠΕ | Νόμος 2364/95, οικονομικό, όχι ευρωπαϊκό | Χαμηλό |
| Πρότυπα απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού | Π.Δ. 335/93, νομοθετικό/ δεοντολογικό, 94/42/ΕΚ, | Υψηλό |
| Κατευθύνσεις διεξαγωγής ενεργειακών επιθεωρήσεων | ΥΠΑ 11038/99, σε εξέλιξη, όχι ευρωπαϊκό, νομοθετικό/ ενημερωτικό | Χαμηλό |

Πίνακας ΙΙΙ.2. Δυναμικά εξοικονόμησης στον τομέα των μεταφορών

| ΜΕΤΡΟ | ΣΧΟΛΙΑ | ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Κάρτα ελέγχου εκπομπών καυσαερίου | Νόμος 2052/92, νομοθετικό/ δεοντολογικό, όχι ευρωπαϊκό | Υψηλό |
| Βελτιώσεις στις υποδομές των μεταφορών | Σε εξέλιξη, μέτρο για υποδομές, όχι ευρωπαϊκό | Υψηλό |
| Βελτιώσεις στα δίκτυα δημόσιων μεταφορών | Σε εξέλιξη, μέτρο για υποδομές, όχι ευρωπαϊκό | Υψηλό |
| Τεχνική επιθεώρηση οχημάτων | Π.Δ. 137/1981, Νόμος 1350/83, Π.Δ. 338/1984, 83/35/ΕΚ, ευρωπαϊκό, νομοθετικό/ δεοντολογικό, υποχρεωτικό | Υψηλό |
| Πιστοποίηση με ετικέτες των νέων οχημάτων για την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 | Π.Δ. 137/1981, Νόμος 1350/83, Π.Δ. 338/1984, 83/35/ΕΚ, ευρωπαϊκό, νομοθετικό/ δεοντολογικό, υποχρεωτικό | Υψηλό |
| Χρήση Diesel και LPG στα ταξί | Νόμος 1108/80, όχι ευρωπαϊκό, οικονομικό, επιχορηγήσεις/ ενισχύσεις, όχι ευρωπαϊκό | Χαμηλό |
| Βελτίωση των δημόσιων λεωφορείων μεταφοράς | Σε εξέλιξη, όχι ευρωπαϊκό, μέτρο υποδομών | Μέτριο |
| Προώθηση οχημάτων με χαμηλή ρύπανση | Νόμος 2682/99, σε εξέλιξη, όχι ευρωπαϊκό, οικονομικό/ φορολογικές εξαιρέσεις | Χαμηλό |

Πίνακας ΙΙΙ.3.: Δυναμικά εξοικονόμησης στον βιομηχανικό τομέα

| ΜΕΤΡΟ | ΣΧΟΛΙΑ | ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Πρότυπα επιθεώρησης για τους βιομηχανικούς λέβητες | DM 52959/78, DM 42839/79, DM 41385/85, σε εξέλιξη, όχι ευρωπαϊκό, νομοθετικό/ δεοντολογικό | Υψηλό |
| Υποχρεωτικός διαχειριστικός έλεγχος σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις | DCM16/08.02.79, DM 95065/20.09.79, DCM 237/23.12.80, σε εξέλιξη, όχι ευρωπαϊκό, νομοθετικό/ ενημερωτικό | Χαμηλό |

Πίνακας ΙΙΙ.4.: Δυναμικά εξοικονόμησης μέτρων γενικότερου χαρακτήρα

| ΜΕΤΡΟ | ΣΧΟΛΙΑ | ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Εθνικό Πρόγραμμα για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 2000-2010 | Νόμος 2205/94, σε εξέλιξη, όχι ευρωπαϊκό, γενικού χαρακτήρα | Υψηλό |
| Μηχανισμός για την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, συμπαραγωγή και ορθολογική διαχείριση ενέργειας | Νόμος 2773/99, Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα, σε εξέλιξη, όχι ευρωπαϊκό, νομοθετικό/ δεοντολογικό | Υψηλό |
| Εφαρμογή του EMAS και του προτύπου ISO 14001 στην Ελλάδα | Νόμος 2965/2001, Ευρωπαϊκός Κανονισμός 761/2000, νομοθετικό/ ενημερωτικό, υποχρεωτικό | Χαμηλό |

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης  Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών

- Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

- Λένα Λαμπροπούλου – Το Πρόγραμμα Green Building, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 31 Μαΐου 2006

- Improved Energy Efficiency for Non-Residential Buildings – http://www.eu-greenbuilding.org/

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια του τριτογενή τομέα, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - http://www.cres.gr/greenbuilding/

- COM(2005) 265 – Πράσινη Βίβλος «για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα», Βρυξέλλες 22.06.2005

- Μελέτη Ecofys, DM 70067, “Cost effective retrofit in buildings”, 2005

- Institute of Studies for the Integration of Systems, Intelligent Energy Europe - http://www.isis-it.com/mure/

- COM(2000) 769 - Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής, «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», Βρυξέλλες, 29.09.2000

- COUNCIL DIRECTIVE 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances

- Stephen Wiel and James E. McMahon – Energy efficiency labels and standards: A guidebook for appliances, equipment and lighting, Collaborative Labeling and Appliance Standards Program (CLASP), Washington D.C., February 2001 - http://pdf.usaid.gov

- John Newman (IEA), Robin Segal, Gerda Dinkelman (Netherlands Energy Research Foundation, Mark Storey (OECD)   - “Policies and Measures for Common Action” – Electricity Sector: Utility Voluntary Agreements to Reduce Greenhouse Gas Emissions, November 1997

- Wai 2004, Kem 2004, Έκθεση 2004, Κοινό Κέντρο Ερευνών, IES

- Οδηγία 94/2/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1994 περί εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες, καθώς και τους συνδυασμούς αυτών

- Οδηγία 96/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασμών τους

- Οδηγία 2003/66/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/2/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1994 περί εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες, καθώς και τους συνδυασμούς αυτών

- COLD II: The revision of energy labeling and minimum energy performance standards for domestic refrigeration appliances, Paul Waide Consulting on behalf of ADEME, with Novem, Ecole des Mines de Paris, VHK, ENEA and TNO and assistance from CECED and AHAM for DG-TREN of the European Commission, SAVE contract No. XVII/4.1031/Z/98-269, December 2000.

- GfK (2003): Evolution of sales of domestic appliances in Western Europe, Matilde Soregaroli, GfK Italia. 3rd International Conference on Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting – EEDAL’03, Torino, Italy  1-3 	October 2003.

- Οδηγία 2002/31/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2002 για εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών κλιματιστικών

- Οδηγία 97/17/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 1997 για την εκτέλεση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων

- Οδηγία 1999/9/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Φεβρουαρίου 1999 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/17/ΕΚ για την εκτέλεση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών πλυντηρίων πιάτων

- Οδηγία 95/12/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 1995 για την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών πλυντηρίων ρούχων

- Οδηγία 95/13/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 1995 για την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών στεγνωτηρίων ρούχων

- Οδηγία 96/60/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτέλεση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων

- Οδηγία 79/531/ΕΟΚ - Περί εφαρμογής στους ηλεκτρικούς φούρνους της οδηγίας όσον αφορά την πληροφόρηση για την κατανάλωση ενεργείας των οικιακών συσκευών με την μέθοδο ετικέτας

- Commission Directive 2002/40/EC of 8 May 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric ovens

- Οδηγία 78/170 /ΕΟΚ - Περί λειτουργίας των μονάδων παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και σε νέα μη βιομηχανικά κτίρια καθώς και περί της μονώσεως του δικτύου διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσεως στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια

- Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels

- Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

- FhG-ISI (1998a): MURE Case study 2 – Impact of the Introduction of the EU Boiler Directive 92/42/EEC (FhG-ISI), www.mure2.com, (MURE References and Case Studies)

- Οδηγία 98/11/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 1998 για την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών λαμπτήρων.

- Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting

- Energy efficiency: energy efficiency requirements for ballast for fluorescent lighting. http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l27032.htm

- The European GreenLight Programme – An Initiative promoted by the European Commission, http://www.eu-greenlight.org/

- Photonics for the 21st Century, VDI, 2005

- GreenLight, Paolo Bertoldi, Joint Research Centre, http://www.eurelectric.org/docs/2001-030-0440-7.pdf

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό

- 2003/168/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2003, για την ίδρυση του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Energy Star

- Απόφαση 2001/469 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μεταξύ της κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού

- “Cool Labels” ECU, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, 1998

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών /* COM/2003/0739 τελικό - COD 2003/0300 */

- Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

- Completing the market for the Least-Cost Energy Services (Ολοκλήρωση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών χαμηλότερου κόστους- Ινστιτούτο Κλιματολογίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Wuppertal, Γερμανία, 2000).

- Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC

- European Cogeneration Review , Ιούλιος 1999, Op.cit

- SEC(2004) 547, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ – Έκθεση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ, αξιολόγηση του αντίκτυπου των νομοθετικών πράξεων και άλλων κοινοτικών πολιτικών στη εξέλιξη της συμβολής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις ,

- Directive 2003/54/EK of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC.

- European Energy and Transport-Scenario on Key Drivers, Ecofys studies, 2005

- Communication from the Commission to the European Parliament, Implementing the Community Strategy to Reduce  Emissions from Cars: Fourth annual report on the effectiveness of the strategy. (Reporting year 2002), [SEC(2004) 140], COM(2004) 78, Final (Brussels, 11.02.2004).

- Sustainable Energy Ireland, SEI. Energy and  Efficiency in Transport, Analysis of New Car Registrations in Year 2000, November 2003.

- Saving oil in a hurry - Μελέτη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (International Energy Agency), 2005

- Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, COM/2000/0247 τελικό

- COM(2002) 431 – Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – επιλογές για δράση σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο

- Απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, για θέσπιση πολυετούς προγράμματος δράσης στο πεδίο της ενέργειας: "Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη" (2003-2006)

- Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

- Κανονισμός 2001/761/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου(EMAS)

- EMAS – The Eco-Management and Audit Scheme,  http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

- 2010: European Climate Change Program ECCP, http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm

- Paolo Bertoldi, E2MAS, http://www.eurelectric.org/docs/2001-030-0440-7.pdf

- Οδηγία1999/24/ΕΚ για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος τεχνολογικών δράσεων για την προώθηση της αντιρρυπαντικής και αποδοτικής χρησιμοποίησης των στερεών καυσίμων (1998-2002)

- CEMEP website for the voluntary agreement, text of the CEMEP agreement, CEMEP 2003: Monitoring Report 2002 – http://www.cemep.org/organization/lvac.html

- 2010: European Climate Change Programme ECCP http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm

- Οδηγία 2003/96/ΕΚ για την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

- European Commission’s Directorate-General for Environment. Fiscal Measures to Reduce  Emissions form New Passenger Cars, Main Report-Final Report, a study contract undertaken by COWI A/S, January 2002.

- COM(1998)246 – Communication from the Commission – Energy Efficiency in the European Community – Towards a strategy for the rational use of energy

- Lithuanian Energy Institute& National Regional Development Agency – The Guidelines for State Policy of Energy Efficiency in Lithuania, 2000

- Οδηγία 93/76/ΕΟΚ για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων

- Πρακτικά της 1ης ευρωπαϊκής διάσκεψης εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών  σχετικά με τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης,  Pagliano, Πολυτεχνείο του Μιλάνο, 2003

- Harmelink, Graus, Blok- “Low Carbon Electricity Systems, Methodology& Results for the EU” (Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας άνθρακα, μεθοδολογία και αποτελέσματα στην ΕΕ)

- Ερμηνευτική ανακοίνωση 2001/274/ΕΚ σχετικά με το εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών παραγόντων στις δημόσιες συμβάσεις

- Harnessing the Power of the Public Purse (Αξιοποίηση της ισχύος του δημοσίου χρήματος) - Μελέτη PROUST σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στο δημόσιο τομέα, πρόγραμμα SAVE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάρτιος 2003

- “White and Green” -  Εργασίες μοντελοποίησης στο πλαίσιο του έργου SAVE, 2005

- IEA Things that go blip in the night, IEA 2005 “Saving Electricity in a hurry”, Fraunhofer institute “Study on options on a stand by label for Federal Ministery of Economics and Labour February 2005”

- Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 1-6/4- 7/04.07.79 για τη θερμική μόνωση των νέων κτιρίων

- Κοινή Υπουργική Απόφαση 16/08.02.79 για τη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας των κτιρίων

- Προεδρικό Διάταγμα 27/9/1985 (ΦΕΚ 631/Δ/85) για την Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης

- Υπουργική Απόφαση 21475/4707/1998 (ΦΕΚ 880/Β/19-08-98) –«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη μείωση των εκπομπών  με την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας»

- Προσχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11038/99 για τις διαδικασίες ενεργειακών ελέγχων

- Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΑ 10315/24.5.93 (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) – «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού»

- Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 38/91 (ΦEK 21/A/91) - «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων»

- Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/93) – «Νέοι λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά καύσιμα»

- Υπουργική Απόφαση 41385/85 – «Προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπτά όρια εκπεμπόμενων ρύπων από τους βιομηχανικούς λέβητες»

- Κοινή Υπουργική Απόφαση 90364/25.1.2002 – «Πρόγραμμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές  των προς εμπορία νέων επιβατικών αυτοκινήτων»

- Νόμος 2364/95 (ΦΕΚ 252/Α/6.12.95) "Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις".

- Σωτήριος Ν. Πιτροπάκης – Σύγχρονα Εργαλεία και Στρατηγικές για τη Χάραξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διπλωματική Εργασία – Ιούλιος 2005

- Νόμος 2682/99 -  «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις»

- Ιωάννης Ψαρράς, Αν Καθηγητής Ε.Μ.Π., Κωνσταντίνος Δ. Πατλιτζιάνας, Επ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. – Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης – Αθήνα 2005

- IEA – “Energy Policies of IEA Countries-Greece 2002 Review”

- Νόμος 2773/99 – «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις»

- Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04  (Φ.Ε.Κ. 261 Α/23.12.2004) – « Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση»

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα 2000-2006

- Vicky Karageorgou – Financing Environmental Protection, The role of Economic Instruments and The Financial Aspects of Environmental Cooperation, 2002

- Νόμος 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001) – «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις»

- Οδηγία 2003/87/ΕΚ - Σχέδιο για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

- Publication Reference: EuropeAid/116832/D/G/Multi – Policy Review of Renewable Energy Sources and Energy Efficiency in the European Union and its Member States – EC-ASEAN ENERGY FACILITY (EAEF) – June 2005

- Πολυκριτήρια Συστήματα Αποφάσεων – Δρ. Μιχάλης Δούμπος – Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Χανιά 2003

- DTLR Multicriteria analysis – National Economic Research Associates: John Dodgson, Michael Spackman, Professor Alan Pearman, Professor Larry Phillips

# Text boxes

Απελευθερωμένη αγορά

ενέργειας

Αγορά

ενεργειακής

απόδοσης

Αύξηση ανταγωνισμού-χαμηλότερες τιμές

Ενεργειακή

ασφάλεια

Εξοικονόμηση

ενέργειας

Πολιτικές

για την                    εξοικονόμηση

ενέργειας

- Οικονομική ανάπτυξη

- Κοινωνική ανάπτυξη

και απασχόληση

- Προστασία περιβάλλοντος

- Διεθνής δράση

Βιώσιμη

ανάπτυξη

Σύγχρονα Εργαλεία Πολιτικής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ευρώπη: Ανάλυση Λειτουργίας τους στην Ελλάδα

Ε

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

HARDWARE

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΧΡΗΣΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ιωάννης-Νικόλαος Γ. Μαλεκάκης

............................

Ιωάννης Ψαρράς

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

............................

Ιωάννης-Νικόλαος Γ. Μαλεκάκης

Σύγχρονα Εργαλεία Πολιτικής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ευρώπη: Ανάλυση Λειτουργίας τους στην Ελλάδα

...................................

Ιωάννης-Νικόλαος Γ. Μαλεκάκης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Ιωαννης-νικολαοσ μαλεκακης.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.