|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΚΑΣ

Καθηγητής Ε.Μ.Π

Αθήνα, Ιούλιος  2006

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας βιομηχανικων διαταξεων και συστηματων αποφασεων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΚΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 31η Μήνα Έτος.

Αθήνα, ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

# ΠΡΟΛΟΓΟΣ

# Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο ηλεκτρικών μετρήσεων και βιομηχανικών διατάξεων του τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων Και Συστημάτων Αποφάσεων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρόκειται για μία διπλωματική εργασία όπου μελετώνται οι μερικές εκκενώσεις σε πολυμερές στερεό ηλεκτρομονωτικό υλικό (χαρτί Μετασχηματιστή) σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα υπό υψηλή κρουστική τάση.

Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή του τμήματος ηλεκτρολόγων μηχανικών κύριο Περικλή Μπούρκα για την αξιότιμη καθοδήγηση που μου προσέφερε καθ΄ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την υποψήφια διδάκτωρ του εργαστηρίου Δέσποινα Δημητριάδη για την άψογη συνεργασία που είχα μαζί της καθώς με βοήθησε όχι μόνο με τις πολύτιμες συμβουλές της αλλά και με την υπομονή και την κατανόηση της. Χωρίς τη συμβολή των δύο παραπάνω ανθρώπων δεν θα ήταν δυνατή η  πραγματοποίηση της διπλωματικής αυτής εργασίας.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια μου που μου στάθηκε στο κομμάτι αυτό της ζωής μου με την πολύτιμη ψυχολογική υποστήριξη που μου προσέφερε και τον ζεστό τρόπο που με χειρίστηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής αυτής εργασίας.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΡΜΑΛΗ

ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης των στερεών ηλεκτρομονωτικών υλικών υπό την επίδραση υψηλών ηλεκτρικών πεδίων, έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια αντικείμενο εργαστηριακής έρευνας διεθνώς. Τα στερεά ηλεκτρομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα πειράματα για την διερεύνηση των φαινομένων που εκδηλώνονται προ και κατά τη διάσπαση είναι κυρίως βιομηχανικά υλικά.

Η εργασία αυτή αφορά σε μετρήσεις που έγιναν για την στατιστική ανάλυση και έρευνα του μηχανισμού των μερικών εκκενώσεων κατά την ηλεκτρική γήρανση στερεού ηλεκτρομονωτικού υλικού σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα κατά την καταπόνηση του με τυποποιημένη  κρουστική τάση της μορφής 1,2/50μs . Το ηλεκτρομονωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν χαρτί μετασχηματιστή εμποτισμένο με εποξική ρυτίνη και είχε διάμετρο 150 mm και πάχος 0,38 mm. Η διάταξη καταπόνησης ήταν τύπου ακίδα – πλάκα (με ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας r=0.9mm και διάμετρο της πλάκας Φ=150 mm) για να εκφράζει τη δυσμενέστερη περίπτωση των πρακτικών εφαρμογών, αφού είναι γνωστό ότι με τη χρησιμοποίηση της διάταξης του τύπου αυτού επιτυγχάνεται η μέγιστη ανομοιογένεια στην κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου.

Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια σύντομη περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μονωτικών υλικών (στερεά, υγρά, αέρια) και στη συνέχεια γίνεται μια ανασκόπηση της θεωρίας που υπακούουν τα φαινόμενα προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών υλικών και καθορίζονται μεγέθη που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πειραματική έρευνα των μερικών εκκενώσεων . Στη συνέχεια περιγράφονται οι εργαστηριακές διατάξεις και ο τρόπος που γίνονται οι μετρήσεις των διαφόρων ηλεκτρικών μεγεθών, προκειμένου να διερευνηθεί ο μηχανισμός γήρανσης των μονωτικών υλικών.  Μετά προχωράμε  και στην πραγματοποίηση των μετρήσεων οπού περιγράφουμε αναλυτικά το κάθε βήμα που πραγματοποιήσαμε. Με τη βοήθεια ενός ψηφιακού παλμογράφου καταγράψαμε και τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων που δεν είναι άλλο από μια σειρά γραφικών παραστάσεων οπού φαίνεται η σχέση των εξεταζόμενων μεγεθών. Αυτά τα μεγέθη είναι:

Uκ  : η τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης

ΔUm: η αύξηση του δυναμικού σε ένα πυκνωτή μέτρησης Cm σε σειρά με τη διάταξη του δοκιμιού.

ΔW: η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων.

Εκ: η πεδιακή ένταση που αντιστοιχεί στη τιμή Uκ

ΔC: η αύξηση της χωρητικότητας του στερεού ηλεκτρομονωτικού υλικού λόγω των    μερικών εκκενώσεων.

# ΑΒSTRACT

The scope of this thesis was the disquisition of partial discharges and the repercussions of these, in industrial insulating paper of  transformer under impulse voltage of form 1.2/50μs.

It is a matter of voltage jumps that have arisen the interest of professors the last decades.

At first become a description of principal characteristics of insulating materials that are used today in a lot of applications, as well as effects that take place at the split of these, under high voltage.

In the continuity, are described the laboratory apparatus and the way that become the measurements of various electric sizes, so that is investigated the mechanism of ageing- destruction of insulating materials. Finally, are presented the graphic representations of all sizes that were measured.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

1.1 Διηλεκτρικές ιδιότητες των μονωτικών υλικών.

1.1.1. Διηλεκτρική αντοχή

1.1.2. Σχετική Διηλεκτική σταθερα

1.1.3. Συντελεστής απωλειών tgδ

1.1.4. Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

1.1.5 Συντελεστής ε tgδ

1.1.6 Επιφανειακή αγωγιμότητα

1.2 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

  - Μηχανική αντοχή

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

3. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1 Αέρια μονωτικά υλικά

3.1.1.Η διάσπαση των αέριων μονωτικών υλικών

3.1.2. Τα μειονεκτήματα του συνδυασμού του αέρα με τα υγρά και τα στερεά μονωτικά

3.2 Υγρά μονωτικά υλικά

3.2.1 Τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης στο μονωτικό λάδι.

3.3 Στερεά μονωτικά υλικά

3.3.1 Φαινόμενα προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών υλικών

3.3.2 Μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των

στερεών  μονωτικών υλικών.

3.3.2.1 Η θερμική διάτρηση

3.3.2.2 Η ηλεκτρική διάτρηση

3.3.2.3 Η ηλεκτροχημική διάτρηση (ή γήρανση)

3.3.2.4 Η θερμοχημική διάτρηση

3.3.3 Τα ισοδύναμα κυκλώματα των μερικών εκκενώσεων

3.3.4 Στατιστικές μετρήσεις των μερικών εκκενώσεων

3.3.5 Η επιφανειακή διάσπαση και υπερπήδηση

3.3.6H κβαντομηχανική θεωρία της γήρανσης και της διάσπασης των στερεών μονωτικών

# 3.3.6.1 Το διάγραμμα των ενεργειακών ζωνών του ανομοιογενούς στερεού μονωτικού

3.3.7. Παραδείγματα εφαρμογών των στερεών μονωτικών

# Β. ΣΚΟΠΟΣ

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

  - ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

  - ΟΡΙΣΜΟΙ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

1.3  ΠΙΝΑΚΕΣ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ- ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

# Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

# 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Καταρχάς ως μονωτικά υλικά χαρακτηρίζονται τα υλικά που πρακτικά δεν έχουν ηλεκτρική αγωγιμότητα σε σχετικά ασθενή πεδία συνεχούς ρεύματος. Άρα η ύπαρξη μονώσεων σε μια ηλεκτροτεχνική κατασκευή απαιτείται για τον διαχωρισμό μεταξύ των ρευματοφόρων μερών καθώς και των ρευματοφόρων μερών προς γη κατά τρόπο ώστε το σχηματιζόμενο ηλεκτρικό πεδίο να είναι ηλεκτροστατικό. Ακόμη χρησιμοποιούνται ως διηλεκτρικά υλικά στην κατασκευή των πυκνωτών. Με τη χρήση μονώσεων εκμηδενίζουμε την πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου της διάσπασης. Η επιλογή των μονωτικού υλικού για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών γίνεται σύμφωνα με τη διηλεκτρική αντοχή τους, αλλά και άλλες ιδιότητες που χρειάζεται να έχουν ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της κατασκευής. Μεταξύ των μη ηλεκτρικών ιδιοτήτων των μονωτικών υλικών πολύ μεγάλη σημασία έχουν  στην πράξη η μηχανική και θερμική αντοχή τους για τις οποίες θα μιλήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια της εργασίας.

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά μόνο στις βασικές ιδιότητες των μονωτικών υλικών, οι οποίες συνήθως χρησιμεύουν ως απλά κριτήρια επιλογής τους στις διάφορες ηλεκτροτεχνικές κατασκευές.

  - Διηλεκτρικές ιδιότητες των μονωτικών υλικών

    - Η διηλεκτρική αντοχή

Με τον όρο διάσπαση εννοεί κανείς την αγώγιμη σύνδεση δύο μεταξύ τους μονωμένων ηλεκτροδίων μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης.

Όταν η διάσπαση συμβαίνει με εκκένωση στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο μονωτικών (π.χ αέρας-πορσελάνη, βακελίτης-μονωτικό λάδι) τότε ονομάζεται επιφανειακή διάσπαση. Η διάσπαση στο περιβάλλον μέσο ενός στερεού μονωτικού, λόγω μείωσης της απόστασης μόνωσης του στερεού μονωτικού από ξένες επικαθίσεις στην επιφάνεια του  (όπως παραδείγματος χάρη συμβαίνει στους ρυπασμένους μονωτήρες) χαρακτηρίζεται ως υπερπήδηση. Η διάσπαση μέσω του όγκου ενός στερεού μονωτικού υλικού καλείται διάτρηση.

Σε μία δεδομένη διάταξη δύο ηλεκτροδίων τα χωρικά φορτία συγκεντρώνονται προ του ηλεκτροδίου με την αντίθετη προς αυτά πολικότητα και σχηματίζουν έτσι ένα νέφος χωρικών φορτίων. Το πεδίο είναι ηλεκτροστατικό (ή ακριβέστερα χωρικό πεδίο), όταν τα χωρικά φορτία του νέφους αυτού είναι αμετακίνητα. Μπορεί κανείς να υποθέσει, ότι μέχρι μία τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης (ή της εφαρμοζόμενης πεδιακής έντασης) συμβαίνει μία κατάσταση ισορροπίας μεταξύ των εξασκούμενων δυνάμεων Coulomb, ώστε τo πεδίο να εξακολουθεί να είναι χωρικό. Όταν μετά την παραπάνω τιμή του εφαρμοζόμενου πεδίου καταστρέφεται η κατάσταση ισορροπίας (χωρίς να συμβαίνει η διάσπαση), τότε εκδηλώνονται περιορισμένης έκτασης εκκενώσεις, που ονομάζονται μερικές εκκενώσεις.

Οι μερικές εκκενώσεις στον όγκο ενός στερεού μονωτικού χαρακτηρίζονται ως εσωτερικές μερικές εκκενώσεις και εκείνες στην επιφάνειά του εξωτερικές μερικές εκκενώσεις. Οι μερικές εκκενώσεις στον αέρα γύρω από γυμνούς αγωγούς έχουν την ξεχωριστή ονομασία στεμματοειδείς μερικές εκκενώσεις (ή Korona).

Η διηλεκτρική αντοχή (Ed) είναι ένα κριτήριο για την επιλογή των μονωτικών υλικών σε μία κατασκευή. Ως διηλεκτρική αντοχή ενός μονωτικού υλικού έχει οριστεί το πηλίκο της ελάχιστης ενεργού τιμής της τάσης για τη διάσπαση προς την απόσταση των ηλεκτροδίων σε ομογενές πεδίο.

Εd= (σε MV/cm).                                                                                      (1.1.1-1)

Οι τιμές που δίνονται στον παρακάτω πίνακα για τη διηλεκτρική αντοχή μερικών μονωτικών (σε ομογενές πεδίο, συχνότητας 50 Hz και για μικρό χρονικό διάστημα καταπόνησης) δείχνουν τη δυνατότητα αυτή.

| Μονωτικό υλικό | d σε mm | Ed σε kV/cm |
| --- | --- | --- |
| Αέρας |  | 21 |
| Λάδι μετασχηματιστών |  | 60…200 |
| Πορσελάνη | 0,5…3 | 340…380 |
| Στεατίτης | 0,5…3 | 200…300 |
| Γυαλί | <1 | 160…400 |
| Χαρτόνι | 0,5…1,5 | 300…450 |
| Χαρτόνι στο λάδι | <2 | 200…400 |
| Σκληρό ελαστικό | <3 | 300…500 |
| Ξύλο | <3 | 30…50 |
| Glimmer | 0,01…0,1 | 500…1000 |

Σχήμα 1.1.1-1: Ενεργός τιμή της διηλεκτρικής αντοχής (Εd) διαφόρων μονωτικών υλικών για καταπόνηση μικρής χρονικής διάρκειας σε ομογενές πεδίο συχνότητας 50 Hz.

Η διηλεκτρική αντοχή μετριέται με επιβολή ημιτονικής εναλλασσόμενης τάσης σε δοκίμιο πάχους 1mm, και είναι η ενεργός τιμή της τάσης στην οποία εκδηλώνεται ακαριαία η διάσπαση του υλικού. Στις εφαρμογές όμως ενδιαφέρει η μακροχρόνια και όχι η στιγμιαία συμπεριφορά των υλικών. Επειδή λοιπόν όταν η τάση επιβάλλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλείται εξασθένηση της διηλεκτρικής αντοχής του μονωτικού, λόγω κυρίως των μερικών εκκενώσεων, στους υπολογισμούς των μονωτικών υλικών θεωρείται συνήθως ότι η διηλεκτρική αντοχή τους είναι πρακτικά περίπου 10% της τιμής που μετριέται στις δοκιμές.

    - Η σχετική διηλεκτρική σταθερά

Η σχετική διηλεκτρική σταθερά (εr) είναι ένα αδιάστατο μέγεθος και δίνει το πόσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα μίας διάταξης συγκριτικά προς εκείνη στο κενό ή στον αέρα.

Οι σχετικές διηλεκτρικές σταθερές των διαφόρων μονωτικών, που συνθέτουν μία μόνωση (π.χ. περιελίξεις μετασχηματιστών και μονώσεις καλωδίων), θα πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο, ώστε να εξομαλύνεται το πεδίο στις διαχωριστικές επιφάνειές τους για να μη διευκολύνεται η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων. Στην ουσία πρόκειται για έναν συντελεστή, ο οποίος εξαρτάται και από την στατιστικότητα των ανομοιογενειών στο υλικό. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται κάποιες χαρακτηριστικές τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς για τα περισσότερο γνωστά υλικά.

| Υλικό | εr | Υλικό | εr |
| --- | --- | --- | --- |
| Αέρας (κανονικές συνθήκες) | 1,000594 | Πάγος | 2-3 |
| Αέρας υγρός | 1,5 | Pertinax | 4,8-5,4 |
| Απεσταγμένο νερό | 8 | PVC | 4-6 |
| Βακελίτης | 3,5-8,2 | Plexiglas | 2,6-3,5 |
| Condesa | 4-8 | Πορσελάνη | 5,5-6 |
| Glimmer | 4-8 | Presspann | 2,5-3,4 |
| Γυαλί | 5-16 | Ρητίνη | 2,2 |
| Θερμοπλαστικά συνθετικά | 2-5 | SF6 | 1,002049 |
| Μονωτικό λάδι | 2-2,5 | Στεατίτης | 6,4 |
| Λάστιχο | 2,8-6,5 | Teflon | 2,1 |
| Mikanit | 4-6 | Χαλαζίας | 3-7 |
| Ξύλο | 2,5-6,5 | Χαρτί | 1,8-2,6 |

Πίνακας 1.1.2-1 : Σχετική διηλεκτρική σταθερά ορισμένων υλικών στους 20 °C

## 1.1.3 Ο συντελεστής απωλειών (tgδ)

Όταν τα μονωτικά υλικά βρίσκονται κάτω από την επίδραση ηλεκτρικών πεδίων, αναπτύσσονται διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι απορροφούν ενέργεια από τα πεδία. Δηλαδή έχουμε ανεπιθύμητη απώλεια ενέργειας. Το φαινόμενο είναι ιδιάιτερα δυσάρεστο, διότι η ενέργεια που απορροφάται στα υλικά μετατρέπεται κυρίως σε θερμότητα, η οποία αν δεν απορροφηθεί από το περιβάλλον με αρκετά ταχύ ρυθμό προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα την κακή λειτουργία, τις βλάβες και την πρόωρη καταστροφή των ηλεκτροτεχνικών διατάξεων.

Έτσι σε μία μόνωση, που παρεμβάλλεται μεταξύ ηλεκτροδίων με σκοπό τη δημιουργία ενός ηλεκτροστατικού πεδίου, υπάρχουν πάντοτε απώλειες ενέργειας, οι οποίες υπό εναλλασσόμενη τάση οφείλονται :

α) στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαρκή εναλλαγή της φοράς της ηλεκτρικής ροπής των δίπολων στο ρυθμό της εναλλαγής της πολικότητας της εναλλασσόμενης τάσης, και

β) στην πολύ μικρή ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα, που έχουν τα μονωτικά υλικά..

Έτσι, ο μονωτής έχει, εκτός από το χωρητικό ρεύμα ΙC και ένα ρεύμα διαρροής ΙR. Στην πράξη το ρεύμα διαρροής αυξάνει, γιατί η αγωγιμότητα του μονωτή γίνεται μεγαλύτερη, όπως συμβαίνει π.χ. κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων, και τη θερμική καταπόνηση του μονωτή από τις απώλειες των αγωγών.

Στο σχήμα δίνεται το ισοδύναμο κύκλωμα ενός πυκνωτή C με ομοιογενές διηλεκτρικό και απώλειες (λόγω της αγωγιμότητάς του G).

Σχήμα  1.1.3-1: Ισοδύναμο κύκλωμα ενός πυκνωτή C με απώλειες λόγω της αγωγιμότητας G του διηλεκτρικού του

Ο συντελεστής απωλειών δίνεται από τον τύπο:

(1.1.3-1)

είναι ένα κριτήριο αξιολόγησης του διηλεκτρικού (ή μίας μονωτικής διάταξης γενικότερα), γιατί δίνει πληροφορίες για την αγωγιμότητά του (σχήμα 1.1.3-2). Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό η tgδ αυξάνει εκθετικά με τη θερμοκρασία.

Σχήμα 1.1.3-2 : tgδ ορισμένων διηλεκτρικών

1 : σκληρό χαρτί, 2 : πορσελάνη

Οι απώλειες Joule (PW) στην αγωγιμότητα G είναι :

(1.1.3-2)

όπου PB η άεργος ισχύς (ισχύς στην χωρητικότητα C).

Αν υποθέσουμε ότι, ο παραπάνω πυκνωτής αποτελείται από δύο επίπεδες πλάκες διατομής Α σε απόσταση d και ότι ο μεταξύ τους χώρος καταλαμβάνεται από ένα μονωτικό με σχετική διηλεκτρική σταθερά ε, τότε η τιμή της χωρητικότητας C είναι :

(1.1.3-3)

Για την αγωγιμότητα G του παραπάνω πυκνωτή ισχύει η σχέση :

(1.1.3-4)

όπου σ η ειδική αγωγιμότητα του διηλεκτρικού. Για τις απώλειες του πυκνωτή αυτού ισχύει

(1.1.3-5)

ή πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας με d :

(1.1.3-6)

όπου V o όγκος του διηλεκτρικού.

Αν θεωρήσουμε ότι ο στοιχειώδης όγκος dV μίας τυχαίας διάταξης ηλεκτροδίων είναι ένας μικρός πυκνωτής επιπέδων πλακών, τότε οι απώλειες Joule της διάταξης είναι :

(1.1.3-7)

## 1.1.4 Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

Τα ηλεκτρομονωτικά υλικά έχουν μία πολύ μικρή ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα που εξαρτάται γενικά από τις συνθήκες λειτουργίας τους (τιμή της πεδιακής έντασης, θερμοκρασία, υγρασία, κλπ). Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι επομένως ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των διηλεκτρικών, γιατί εκφράζει τους ελεύθερους ηλεκτρικούς φορείς.

Η αύξηση της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα στερεά μονωτικά, σε τιμές πεδίου, που η καταπόνηση του διηλεκτρικού μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μόνο θερμική, δίνεται από την σχέση :

(1.1.4-1)

όπου : σ0 : η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα για διαφορά θερμοκρασίας θ ως προς το περιβάλλον

σ  : η αρχική ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

W : η ενέργεια ενεργοποίησης (ενέργεια για τη μεταφορά ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας)

k  : η σταθερά Bolzmann (1,37(10-23 Ws/°K)

T  : η απόλυτη θερμοκρασία

β  : ένας συντελεστής του υλικού (π.χ. για το presspan β(0,02)

Από έρευνες σε οργανικά στερεά μονωτικά συμπεραίνεται, ότι η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα αυξάνει απότομα με την ενέργεια των μερικών εκκενώσεων. Έχει διαπιστωθεί ότι η τιμή της πεδιακής έντασης είναι καθοριστική για την τιμή σ. Μία τιμή πεδιακής έντασης χαρακτηρίζεται ως χαμηλή όταν δεν εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις, ή έστω όταν οι μερικές εκκενώσεις συμμετέχουν μόνο στην αύξηση των απωλειών Joule. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω π.χ. του μεγάλου πάχους του διηλεκτρικού, ή της μικρής τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης.

Για μεγαλύτερες τιμές της πεδιακής έντασης από προηγουμένως, η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας οφείλεται κυρίως στις μερικές εκκενώσεις. Έχει διαπιστωθεί, ότι στην περίπτωση αυτή συμβαίνει ιονισμός με κρούσεις, όπως στα ιονισμένα αέρια.

Για την αύξηση της τιμής σ, από τις απώλειες του διηλεκτρικού και τις μερικές εκκενώσεις, έχει διατυπωθεί η σχέση :

(1.1.4-2)

όπου Ε η πεδιακή ένταση στο τμήμα του υλικού, που δεν εκδηλώνονται μερικές εκκενώσεις (το οποίο χαρακτηρίζεται ως υγιές τμήμα) και δ ένας συντελεστής, που εκφράζει τη συμμετοχή των ανομοιογενειών του υλικού στη διαμόρφωση της τιμής σ. Για το ομοιογενές υλικό είναι δ=0, διαφορετικά ισχύει δ>0.

H αγωγιμότητα τέλος των μονωτικών υλικών αυξάνει όταν προσβάλλονται με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ακτινοβολία Χ ειδικότερα μπορεί να μετατρέψει ένα μονωτή σε αγωγό. Φαίνεται ότι η ακτινοβολία προκαλεί διαχωρισμό των ηλεκτρονίων από τους μητρικούς τους πυρήνες και ανύψωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο, με αποτέλεσμα την αύξηση της αγωγιμότητας των μονωτικών. Το φαινόμενο αυτό, που είναι γνωστό ως επαγόμενη αγωγιμότητα, αποτελεί πρόβλημα στις διαστημικές κατασκευές, λόγω του υψηλού ποσοστού κοσμικής ακτινοβολίας.

## 1.1.5 Ο συντελεστής ε tgδ

Από τις σχέσεις, (1.1.3-1), (1.1.3-3) και  (1.1.3-4) έχουμε για ένα πυκνωτή επίπεδων πλακών :

(1.1.5-1)

ή με ε = ε0 εr:

(1.1.5-2)

Στο σχήμα 1.1.5-1 δίνεται η γραφική παράσταση της χαρακτηριστικής κατά την παραπάνω σχέση.

Σχήμα 1.1.5-1  : ε(tgδ=f(ω) για το ομοιογενές μονωτικό υλικό.

(Υποτίθεται ότι η τιμή σ είναι σταθερή με τη θερμοκρασία)

Το γινόμενο ε(tgδ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μονωτικών υλικών (πίνακας 1.1.5-1  ).

| Υλικό | Πάχος μόνωσης σε [mm] | ε(tgδ |
| --- | --- | --- |
| Λάδι μετασχηματιστών |  | 0,004(0,0046 |
| Πορσελάνη | 0,5(3 | 0,085(0,16 |
| Στεατίτης | 0,5(3 | 0,006(0,02 |
| Γυαλί | <1 |  |
| Χαρτόνι | 0,5(1,5 | 0,03(0,1 |
| Glimmer | 0,01(0,1 | 0,009(0,012 |

Πίνακας 1.1.5-1: Τάξη μεγέθους των τιμών ε(tgδ για ορισμένα διηλεκτρικά σε θερμοκρασία 20°C.

Από τις σχέσεις (1.1.5-2) και (1.1.4-1) έπεται ότι ο συντελεστής ε(tgδ του ομοιογενούς στερεού μονωτικού υλικού (ή γενικότερα του στερεού διηλεκτρικού όταν δεν εκδηλώνονται σε αυτό μερικές εκκενώσεις) αυξάνει εκθετικά με τη θερμοκρασία :

(1.1.5-3)

Αν θεωρήσουμε την τιμή ε ως σταθερή, τότε από την παραπάνω σχέση έπεται ότι η αύξηση της tgδ είναι εκθετική ως προς τη θερμοκρασία (σχήμα.1.3-2).

Για την αύξηση της τιμής ε(tgδ στην περιοχή του στερεού μονωτικού, όπου οι μερικές εκκενώσεις στην αύξηση των απωλειών Joule, έχουμε αντίστοιχα (από τις σχέσεις (1.1.4-2)

και (1.1.5-2):

(1.1.5-4)

## 1.1.6 Η επιφανειακή αγωγιμότητα

Στα στερεά μονωτικά υλικά, ειδικότερα παρουσιάζεται μια ιδιομορφία ως προς την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Δηλαδή εκτός από την αγωγιμότητα διαμέσου της μάζας τους εκδηλώνεται και μια επιφανειακή αγωγιμότητα με μετακίνηση φορέων κατά μήκος της εξωτερικής τους επιφάνειας, έξω από το κυρίως σώμα. Οι δύο αυτοί μηχανισμοί αγωγιμότητας είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον. Για διάκριση, οι αντίστοιχες ειδικές αγωγιμότητες διακρίνονται σε ειδική αγωγιμότητα όγκου (σ) και ειδική επιφανειακή αγωγιμότητα (σε).

Η διηλεκτρική αντοχή των στερεών μονωτικών μειώνεται, όταν η επιφάνειά τους περιλαμβάνει ξένες επικαθίσεις (σκόνη, υγρασία, κλπ). Το ίδιο συμβαίνει όταν καταπονηθεί θερμικά η επιφάνεια. Έχει διαπιστωθεί, ότι στα φαινόμενα, που εκδηλώνονται στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών κατά την ηλεκτρική καταπόνησή τους (κυρίως αύξηση των απωλειών Joule και μερικές εκκενώσεις), συμμετέχει η επιφάνειά τους σε πάχος μέχρι 30Å. Γι` αυτό, η επιφανειακή αγωγιμότητα είναι ένα κριτήριο για την προδιάθεση των διαφόρων στερεών διηλεκτρικών στην εκδήλωση των παραπάνω φαινομένων. Επειδή οι παράγοντες, που προκαλούν αύξηση της επιφανειακής αγωγιμότητας ποικίλουν (ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας), η ειδική επιφανειακή αγωγιμότητα δεν είναι κάποια σταθερά των στερεών μονωτικών.

Το ρεύμα που δημιουργεί η επιφανειακή αγωγιμότητα των στερεών μονωτικών σωμάτων ονομάζεται ρεύμα ερπυσμού και είναι σχετικά σταθερό όταν οι συνθήκες δεν μεταβάλλονται. Η κατανομή όμως της πυκνότητας των ρευμάτων αυτών δεν είναι ομοιόμορφη, διότι οι φορείς τους ακολουθούν κατά προτίμηση ορισμένους αγώγιμους δρόμους διαρροής στην επιφάνεια ή σε ρωγμές των σωμάτων.

Η επιφανειακή αγωγιμότητα έχει συσχετιστεί με έννοιες, που αφορούν την αντοχή των στερεών μονωτικών από τις καταπονήσεις στην επιφάνειά τους (όπως : αντοχή σε ρεύμα διαρροής, αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο, δυνατότητα απομάκρυνσης των επικαθίσεων κατά τη βροχή κλπ.), που ενδιαφέρουν στην πράξη για την κατασκευή π.χ. μονωτήρων και φλογοθαλάμων διακοπτών.

Αν θέσουμε για παράδειγμα κριτήριο τη μείωση του ποσοστού της σκόνης συμπεραίνει κανείς, ότι οι μονωτήρες πορσελάνης χρησιμοποιούνται ως εξωτερικού χώρου, έναντι των μονωτήρων ρητίνης (που χρησιμοποιούνται ως εσωτερικού χώρου), γιατί η επιφάνειά τους διευκολύνει περισσότερο στην απομάκρυνση της σκόνης κατά τη βροχή.

Μεγάλη δυσκολία ωστόσο παρουσιάζει η αντικειμενική σύγκριση των σωμάτων ως προς την επιφανειακή αγωγιμότητα, αφού η ιδιότητα αυτή δεν παρατηρείται ουσιαστικά στο εξεταζόμενο σώμα αλλά εκδηλώνεται έξω απ΄ αυτό, στο λεπτό στρώμα που σχηματίζουν η υγρασία και οι ακαθαρσίες που επικάθονται στην επιφάνεια του. Σε μια συμβατική μέθοδο, που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό ρίχνονται διαδοχικά σταγόνες ενός αγώγιμου υδατικού διαλύματος πάνω στην επιφάνεια του μονωτικού ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια και καταγράφεται ο αριθμός των σταγόνων που απαιτούνται για την εμφάνιση ενός έντονου ρεύματος ερπυσμού. Τότε ανάλογα με τις απαραίτητες σταγόνες κατηγοριοποιούμε το υλικό.

## 1.2. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

H θερμική καταπόνηση των μονωτικών υλικών σχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων στις θέσεις, όπου η πεδιακή ένταση έτυχε να είναι αυξημένη (όπως π.χ. : ανομοιογένειες στον όγκο ή στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών, ανεπιθύμητα αιωρούμενα σωματίδια στο λάδι). Η θερμότητα για την εκδήλωση των παραπάνω θέσεων διαταραχής υπάρχει πάντοτε κατά τη λειτουργία των διαφόρων κατασκευών (π.χ. : απώλειες Joule των αγωγών, απώλειες σιδήρου, θερμότητα στις επαφές των διακοπτών, κλπ.). Επειδή γενικά ισχύει, ότι η θερμική ειδική αγωγιμότητα (λ) συμβαδίζει με την ηλεκτρική ειδική αγωγιμότητα, η τιμή λ είναι (όπως και η τιμή σ) ένα κριτήριο για την αξιολόγηση των μονωτικών υλικών. Στον πίνακα 1.2-1 δίνονται τιμές του συντελεστή λ για διάφορα διηλεκτρικά.

| Υλικό | Πάχος μόνωσης [mm] | λ |
| --- | --- | --- |
| Πορσελάνη | 0,5(3 | 0,008(0,015 |
| Στεατίτης | 0,5(3 | 0,02(0,026 |
| Γυαλί | <1 | 0,0075(0,012 |
| Ξύλο | <3 | 0,001(0,002 |
| Χαρτόνι | 0,3(1,5 | 0,003 |
| Σκληρό ελαστικό | <3 | 0,001 |
| Glimmer | <0,5 | 0,003 |
| Χαρτί στο λάδι | <2 | 0,014(0,03 |

Πίνακας 1.2-1 : Τιμές του συντελεστή ειδικής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για ορισμένα μονωτικά υλικά.

Στις προδιαγραφές ΙΕC και VDE γίνεται μία διαβάθμιση των στερεών μονωτικών ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία  λειτουργίας τους. Πρόκειται για κατηγορίες (ή κλάσεις) των υλικών αυτών, που διευκολύνουν στην πράξη για τη διάρκεια ζωής τους.

## 1.3 Η μηχανική αντοχή

Σε αρκετές κατασκευές ενδιαφέρουν (εκτός από τις ηλεκτρικές ιδιότητες των στερεών μονωτικών) και οι μηχανικές ιδιότητές τους, όπως π.χ. : τα πλαστικά μέρη του μηχανισμού περιστροφής ενός ασφαλειοαποζεύκτη σε ένα πίνακα μέσης τάσης, η αντοχή σε εφελκυσμό ενός μονωτικού, η δύναμη τάνυσης σε μονωτήρες των γραμμών μεταφοράς, κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται το στερεό μονωτικό ως ένα "μηχανολογικό εξάρτημα", οπότε ισχύουν για τον υπολογισμό του οι κανόνες της μηχανικής αντοχής των υλικών.

Συχνά ενδιαφέρει η μηχανική σε πλήρεις κατασκευές, που περιλαμβάνουν στερεά μονωτικά, όταν αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη διηλεκτρική αντοχή από την εξάσκηση μεγάλων δυνάμεων ηλεκτρικής προέλευσης, όπως συμβαίνει κατά το βραχυκύκλωμα (π.χ. : πίνακες μέσης τάσης, μετασχηματιστές μεταφοράς και διανομής, μετασχηματιστές μέτρησης στο δίκτυο υψηλών τάσεων, διακόπτες υψηλών τάσεων, κλπ). Οι δυνάμεις αυτές μπορούν να μειώσουν τις αποστάσεις μόνωσης και να γίνουν αιτία καταστροφής της κατασκευής, όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη μηχανική αντοχή κατά το βραχυκύκλωμα. Η μόνωση π.χ. ενός διακόπτη υψηλής τάσης δεν εξασφαλίζεται μόνο με επιλογή των σωστών αποστάσεων μόνωσης, προς δημιουργία ηλεκτροστατικού πεδίου, όταν η επιδίωξη αυτή δεν συνδυάζεται με την απαιτούμενη μηχανική αντοχή, που  θα διασφαλίζει την ικανότητα μόνωσης μέχρι να διακοπεί το βραχυκύκλωμα από το μέσο προστασίας του δικτύου.

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Μεγάλη σημασία για την ηλεκτρική αντοχή των μονώσεων έχει η μελέτη των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των μονωτικών υλικών (και των ηλεκτροτεχνικών κατασκευών υψηλών τάσεων γενικότερα), ως προς τη μορφή της εφαρμοζόμενης τάσης. Η σπουδαιότητα της μελέτης αυτής είναι προφανής, όταν αναλογιστεί κανείς ότι χρειάζονται πληροφορίες για την αξιοπιστία των μονώσεων έναντι των υπερτάσεων στο δίκτυο.

Οι υπερτάσεις αυτές διακρίνονται κυρίως σε κεραυνικές υπερτάσεις και υπερτάσεις χειρισμών (υπερτάσεις, που δημιουργούνται κατά τους χειρισμούς των διακοπτών στο δίκτυο). Ως κρουστικές τάσεις εννοεί κανείς υπερτάσεις, οι τυποποιημένες μορφές των οποίων έχουν τη μορφή που δίνεται στο παρακάτω σχήμα 2-1

Σχήμα 2-1: Χαρακτηρισμός των μεγεθών μίας κρουστικής τάσης

: μέγιστη τιμή

Τs: διάρκεια μετώπου

.Τr : διάρκεια ημίσεως εύρου

Οι κρουστικές τάσεις συμβολίζονται από τον χρόνο μετώπου (Τs) και τον χρόνο ουράς (Τr). Η κεραυνική τάση είναι μία κρουστική τάση της  μορφής 1,2/50 μs, που σημαίνει Τs=1,2 μs και Τr = 50 μs. Ως τυποποιημένη κρουστική τάση χειρισμών θεωρείται αντίστοιχα η 250/2500 μs. Στην παρούσα διπλωματική εργασία η τάση που θα επιβάλουμε στο δοκίμιο θα είναι της μορφής 1,2/50 μs.

Οι παραγόμενες στο εργαστήριο κρουστικές τάσεις προσομοιώνουν κυρίως τις υπερτάσεις από τους κεραυνούς. Για την παραγωγή υψηλών μέγιστων τιμών UΚ χρησιμοποιούνται πολυβάθμιες γεννήτριες, η αρχή λειτουργίας των οποίων στηρίζεται στην παράλληλη φόρτιση των πυκνωτών κρούσης όλων των βαθμίδων και, στη συνέχεια, στη σε σειρά εκφόρτισης τους μέσω σπινθηριστή σφαιρών.

3. ΔΙΑΚΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα μονωτικά υλικά διακρίνονται όπως αναμενόταν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες με βάση τη φυσική τους κατάσταση. Συνεπώς τα διακρίνουμε σε υγρά, αέρια και στερεά μονωτικά..

Θα περιγράψουμε με λίγα λόγια τα υγρά και αέρια μονωτικά όμως θα επεκταθούμε στα στερεά μονωτικά που είναι και το αντικείμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας.

3.1. ΑΕΡΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

Καταρχάς τα αέρια μονωτικά έχουν το εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα ως προς τα στερεά μονωτικά ότι μετά τη διακοπή της διάσπασης αποκτούν και πάλι τις μονωτικές ιδιότητες που είχαν και πριν τη διάσπαση. Αντίθετα στα στερεά μονωτικά η διάσπαση συνοδεύεται με παραμορφώσεις του υλικού, ανάλογα με την καταπόνηση του (κάψιμο, τήξη, διάτρηση, μηχανικές κακώσεις, κ.λ.π.).

Στη παρούσα διπλωματική εργασία έχει χρησιμοποιηθεί σαν περιβάλλον μέσο ο αέρας οπότε θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο συγκεκριμένο μονωτικό υλικό.

Ο ατμοσφαιρικός αέρας συνιστά το πιο άφθονο διηλεκτρικό υλικό και χρησιμοποιείται πρακτικά σα μονωτικό υλικό σε όλον σχεδόν το ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Αυτό γίνεται φανερό από τα εκατομμύρια χιλιόμετρα των εναέριων γραμμών καθώς επίσης αποτελεί και τη μόνωση ενός πολύ μεγάλου αριθμού ηλεκτροτεχνικών κατασκευών όπως: διακόπτες μέσης τάσης (αποζεύκτες, γειωτές, διακόπτες φορτίου και ασφαλειοαποζεύκτες), πίνακες μέσης τάσης, αυτόματοι διακόπτες του δικτύου μεταφοράς της ενέργειας (διακόπτες υπό πίεση 20 ατμοσφαιρών), κτλ.  Όμως συγκριτικά με άλλα μονωτικά υλικά έχει χαμηλή διηλεκτρική αντοχή η οποία είναι 20Kv για κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η διηλεκτρική του σταθερά διαφέρει ελάχιστα από τη μονάδα και πρακτικά μπορεί να θεωρηθεί ίση με εκείνη του κενού χώρου. Κατά συνέπεια απαιτούνται μεγάλα διάκενα αέρος για να αποφευχθούν οι διασπάσεις. Γι αυτό τα λόγο τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει γίνει αρκετή έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη αερίων μονωτικών με καλύτερα χαρακτηριστικά από εκείνα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Η διηλεκτρική αντοχή ενός αερίου είναι συνάρτηση της πυκνότητας του. Το γεγονός αυτό βρίσκει εφαρμογή σε συστήματα διακοπτών ισχύος τα οποία χρησιμοποιούν αέριο υψηλής πυκνότητας προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των ελεύθερων αποστάσεων μόνωσης καθώς επίσης και η σβέση του τόξου. Ένα τέτοιο σπουδαίο αέριο μονωτικό είναι το εξαφθοριούχο θείο, το οποίο χρησιμοποιείται σε διακόπτες και πίνακες υψηλής τάσεως ως μονωτικό και ψυκτικό μέσο. Είναι άχρωμο, άοσμο, άφλεκτο, χημικά αδρανές και μη τοξικό. Το αέριο αυτό είναι εξαιρετικό υλικό για τη σβέση του τόξων, γιατί αφ΄ ενός διευκολύνει τη διακοπή τους και αφ΄ ετέρου δεν επιτρέπει την επαναφή τους. Στην ατμοσφαιρική πίεση έχει τη μισή διηλεκτρική αντοχή από τα μονωτικά έλαια αλλά σε υψηλότερες πιέσεις υπερέχει.

Επιπλέον επειδή τα αέρια δεν προσφέρουν μηχανική υποστήριξη χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό με κάποια στερεά μονωτικά ( μονωτήρες στήριξης). Η διεπιφάνεια  μεταξύ αερίου και στερεού μονωτικού θα πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή κατά την ηλεκτρική σχεδίαση μις διάταξης. Δεδομένου ότι οι αδυναμίες αυτής της περιοχής ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της διάταξης με πιθανά αποτελέσματα τις έρπουσες μερικές εκκενώσεις, την υπερπήδηση ή και ακόμα χειρότερα και τη διάσπαση των μονωτικών. Όμως, ακόμη και όταν έχουν χρησιμοποιηθεί οι κατάλληλες αρχές σχεδίασης , η διάσπαση μπορεί να συμβεί κάτω από αντίξοες συνθήκες όπως για παράδειγμα ρύπανση, ομίχλη, υγρασία, πάγος.

3.1.1 ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

Η διάσπαση των αερίων για μικρά διάκενα ερμηνεύεται από τη θεωρία Thowsend και τον νόμο του Paschen. Ένα μακροσκοπικό μοντέλο για τη θεωρία Thowsend δίνεται στο παρακάτω σχήμα

Σχήμα 3.1.1-1 : Ένα μακροσκοπικό μοντέλο για τις περιπτώσεις ιονισμού με κρούσεις κατά τη θεωρία Towsend .

Κ : κάθοδος

- : ηλεκτρόνιο

+ : θετικό ιόν

Μ : Μόριο

Σύμφωνα με αυτό η δημιουργία των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων αποδίδεται σε τρεις δυνατότητες ιονισμού με κρούσεις:

- Με κρούσεις από ηλεκτρόνια επί ατόμων ή μορίων του αερίου

- Με κρούσεις από θετικά ιόντα επί ατόμων ή μορίων του αερίου

- Με κρούσεις θετικών ιόντων στην επιφάνεια της καθόδου (επιφανειακός ιονισμός)

Κατά το νόμο του Paschen η τάση έναυσης (Uz: τάση αυτοσυντήρησης του ιονισμού) διέπεται από τη σχέση:

Uz=f(p.d)

Όπου p η πίεση του αερίου και d η απόσταση των ηλεκτροδίων. Η γραφική παράσταση της παραπάνω σχέσης για τον αέρα σε ομογενές πεδίο δίνεται στο παρακάτω σχήμα 3.1.1-2:

Σχήμα 3.1.1-2: Χαρακτηριστική U=f(p(d) για τον αέρα σε κανονική θερμοκρασία

Από τις μετρήσεις που έχουν γίνει για την ερμηνεία των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και κατά τη διάσπαση των αερίων μονωτικών, έχει ιδιαίτερη σημασία η χαρακτηριστική ρεύματος τάσης κατά τη καταπόνηση με εναλλασσόμενες τάσεις υπό κανονικές  συνθήκες (200 C, 760 Torr). Η χαρακτηριστική δίνεται προσεγγιστικά στο σχήμα 3.1.1-3 για την πυκνότητα ροής (S) ανάλογα με την ενεργό τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης (U). Στην χαρακτηριστική αυτή επισημαίνονται οι διάφορες περιοχές ανάλογα με το είδος της εκκένωσης.

Ο μηχανισμός διάσπασης μεγάλων διακένων αποδίδεται στη δημιουργία διαδοχικών οχετών. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο νόμος του Paschen. Η θεωρία της διάσπασης με διαδοχικούς οχετούς βασίζεται στον ιονισμό, που εκδηλώνεται αρχικά στη περιοχή της ανόδου, με αποτέλεσμα να προκαλείται πρακτικά μείωση της απόστασης του διακένου και να διευκολύνεται  εκδήλωση διαδοχικών οχετών, ανάλογα με την μορφή του πεδίου και την απόσταση των ηλεκτροδίων.

Σχήμα 3.1.1-3: Χαρακτηριστική ¨τάσης –πυκνότητας ροής¨ των αερίων, υπό κανονικές συνθήκες, κατά G. Oberdorffer.

U0: αρχική τάση

UZ: τάση έναυσης

S: πυκνότητα ροής

3.1.2 Τα μειονεκτήματα του συνδυασμού των αερίων μονωτικών με τα στερεά και τα υγρά μονωτικά.

Τα αέρια μονωτικά έχουν το μειονέκτημα να προκαλούν βλάβες στα στερεά μονωτικά που συνεργάζονται μαζί τους. Αυτό οφείλεται στις ξένες κυρίως επικαθίσεις, λόγω των οποίων μειώνονται οι αποστάσεις μόνωσης, με αποτέλεσμα την εκδήλωση εκκενώσεων στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών. Προκαλούν επίσης βλάβες στα στερεά και υγρά μονωτικά όταν εγκλωβίζονται σ΄ αυτά, γιατί τότε επενεργούν ως ανεπιθύμητες ανομοιογένειες, οι οποίες μειώνουν (κυρίως λόγω μερικών εκκενώσεων  τη διηλεκτρική αντοχή των στερεών και υγρών μονωτικών).

Παράδειγμα : Ο συνδυασμός χαρτί μονωτικό λάδι έχει δείξει στην πράξη ότι είναι μια πολύ καλή μόνωση γιατί εκτός του ότι τα παραπάνω υλικά έχουν την ίδια περίπου διηλεκτρική σταθερά  το λάδι εμποτίζει το χαρτί και δεν επιτρέπει έτσι την ύπαρξη αέρα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποφυγής της ανεπιθύμητης συνεργασίας των αερίων μονωτικών με τα υγρά και τα στερεά μονωτικά είναι η πλήρωση του δοχείου των μετασχηματιστών υψηλής τάσης με μονωτικό λάδι υπό συνθήκες κενού.

3.2 ΥΓΡΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

Τα υγρά μονωτικά έχουν αρκετά μεγάλη διηλεκτρική αντοχή από ότι τα αέρια σε ατμοσφαιρική πίεση. Συγκεκριμένα η διηλεκτρική αντοχή του αέρα είναι 21kV/cm ενώ η διηλεκτρική αντοχή του μονωτικού ελαίου μετασχηματιστών είναι 60-200 kV/cm. Η σημασία τους επομένως στις πρακτικές εφαρμογές είναι πολύ σημαντική εξαιτίας και των παρακάτω ιδιοτήτων τους.

- Μεγάλο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, με αποτέλεσμα να διευκολύνουν την απαγωγή θερμότητας, η οποία δημιουργείται στους αγωγούς, στις επαφές διακοπτών και στους σιδηροπυρήνες μετασχηματιστών.

- Ο συνδυασμός τους με τα στερεά μονωτικά δεν επιτρέπει την ύπαρξη αέρα ο οποίος προκαλεί βλάβες στις επιφάνειες των στερεών μονωτικών. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η πλήρωση του χώρου, που καταλαμβάνει το υγρό μονωτικό γίνεται υπό συνθήκες κενού σε ορισμένη θερμοκρασία. Τυπικό παράδειγμα της διαδικασίας αυτής είναι η πλήρωση ων δοχείων μετασχηματιστών με λάδι.

- Ο συνδυασμός γενικότερα χαρτί-λάδι έχει μεγάλη εφαρμογή λόγω της περίπου ίδιας σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς που έχουν τα υλικά αυτά.

Το κυρίως χρησιμοποιούμενο υγρό μονωτικό, σε μετασχηματιστές, καλώδια, διακόπτες και πυκνωτές, είναι το μονωτικό λάδι. Παράγεται σαν κλάσμα της απόσταξης του πετρελαίου και η χημική του σύσταση διαφέρει με την προέλευση του πετρελαίου.

3.2.1 Τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης στο μονωτικό λάδι.

Τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης του μονωτικού ελαίου δεν έχουν ερμηνευτεί πλήρως. Έχει διατυπωθεί η άποψη, ότι οι παράγοντες μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής μπορεί να είναι οι ίδιοι με εκείνους κατά τη γήρανση και διάσπαση των στερεών μονωτικών. Η δυσκολία για τη μελέτη των παραπάνω παραγόντων στο λάδι, οφείλεται στην αλλαγή της μοριακής δομής του μετά από μία τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης. Η αλλαγή αυτή διαπιστώνεται πειραματικά από την αύξηση της τιμής tgδ μετά από καταπόνηση (Σχήμα 3.2.1-1).

Σχήμα 3.2.1-1 : tgδ=f(U) στο λάδι μετασχηματιστών.

Εκτός από τους παράγοντες αυτούς, που εξετάζονται στα στερεά μονωτικά η γήρανση και η διάσπαση του μονωτικού ελαίου αποδίδεται κυρίως στα αιωρούμενα σε αυτό ξένα σωματίδια, τα οποία φαίνεται ότι μειώνουν τις αποστάσεις μόνωσης, γιατί σχηματίζουν αγώγιμες γέφυρες μεταξύ των ρευματοφόρων μερών με διαφορετικό δυναμικό. Το φαινόμενο αυτό μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί πειραματικά με τη διάταξη του σχήματος όπου τα μικρά τεμάχια χαρτιού (3) διατάσσονται κατά την εφαρμογή της τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων.

Σχήμα 3.2.1-2: Πειραματική απόδειξη για τη διάταξη των αιωρούμενων σωματιδίων στο μονωτικό λάδι, υπό μορφή γέφυρας μεταξύ των ηλεκτροδίων.

1, 4 : ηλεκτρόδια εφαρμογής της τάσης

2 : μονωτικό λάδι

3 : τεμάχια χαρτιού

α) Τεμάχια χαρτιού πάνω στο ηλεκτρόδιο πλάκα προ της εφαρμογής της τάσης.

β) Διάταξη των τεμαχίων χαρτιού κατά την εφαρμογή της τάσης.

3.3 ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

3.3.1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα στερεά ηλεκτρομονωτικά υλικά λόγω της μεγάλης σταθερότητας των μορίων τους δεν έχουν τη δυνατότητα όπως τα υγρά και τα αέρια να επανέρχονται εύκολα στη αρχική τους κατάσταση. Στα στερεά μονωτικά, η ικανότητα δημιουργίας ιόντων είναι κατά πολύ μικρότερη και η διάτρηση έχει σαν αποτέλεσμα κάποια μόνιμη βλάβη σ΄ αυτά (κάψιμο, τήξη , μηχανικές κακώσεις, κτλ ). Επίσης τα φαινόμενα που εκδηλώνονται προ της διάσπασης των στερεών μονωτικών, καθώς και εκείνα κατά την επιφανειακή διάσπαση ή την υπερπήδηση, προκαλούν συνήθως μόνιμες βλάβες σε βάρος της διηλεκτρικής αντοχής των στερεών διηλεκτρικών.

Από τις διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, για τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης των στερεών μονωτικών υλικών, μπορεί κανείς να ομαδοποιήσει τις μεθόδους που εφαρμόζονται σε δύο βασικές θεωρίες:

- Τη μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών

- Τη κβαντομηχανική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών.

Σύμφωνα με τη μακροσκοπική θεωρία τα αποτελέσματα των ερευνών βασίζονται σε κάποιο ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο πηγάζει από το συνδυασμό των ηλεκτρικών μετρήσεων με οπτικές παρατηρήσεις για την εκδήλωση ακουστικών και φωτεινών φαινομένων, καθώς και αλλαγές στην επιφάνεια του υλικού.

Σύμφωνα πάλι με τη κβαντομηχανική θεωρία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια) κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνση τους στα ηλεκτρόδια. Στη ουσία θα συσχετίζουμε τα φαινόμενα προ κατά τη διάσπαση με το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται.

##### 3.3.2. Μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών

Όπως ήδη έχει αναφερθεί τα στερεά μονωτικά υλικά αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες προ της διάσπασης και καταστρέφονται κατά τη διάτρηση. Η ανάγκη για να δοθεί μια εξήγηση στις παραπάνω αλλαγές των υλικών οδήγησε στην αναζήτηση των διαφόρων παραγόντων που τις προκαλούν. Έτσι από μετρήσεις που έχουν γίνει σε στερεά μονωτικά οι οποίες έχουν συνδυαστεί με παρατηρήσεις σχετικά με την αλλαγή της μοριακής δομής, που προκαλείται στα υλικά αυτά, θεωρείται ότι υπάρχουν οι παρακάτω βασικοί παράγοντες μείωσης της σταθερότητας των μορίων τους.

- Οι απώλειες Joule

- Οι δυνάμεις Coulomb

- Οι μερικές εκκενώσεις

- Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος

Οι αντίστοιχες προς τους παραπάνω παράγοντες θεωρητικές μορφές της διάτρησης είναι:

- Η θερμική διάτρηση

- Η ηλεκτρική διάτρηση (που διακρίνεται στη δενδροειδή και την ηλεκτρομηχανική)

- Η ηλεκτροχημική διάτρηση (ή γήρανση) και

- Η θερμοχημική διάτρηση

Στη πράξη βέβαια συνδυάζονται οι παράγοντες αυτού και υποβοηθούνται υπό διάφορες ειδικές συνθήκες, που επικρατούν (μορφή ηλεκτρικού πεδίου, περιβάλλον μέσο) , έτσι ώστε η αλλαγή της μοριακής δομής να είναι κάποιο από κοινού αποτέλεσμα τους. Θα συζητήσουμε γι΄ αυτό τον συνδυασμό στη συνέχεια.

Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση κρίνεται σημαντικό, βλέποντας την αλλοίωση στο μονωτικό υλικό να μπορούμε να εξάγουμε την αιτία η οποία την προκάλεσε. Τότε μπορούμε να προβούμε σε κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή παραπέρα αλλοίωσης ή ακόμα πιο σημαντικό να προλάβουμε την έναρξη του δυσμενούς αυτού φαινομένου. Έτσι αν παρατηρήσουμε πως το μονωτικό έχει λιώσει αντιλαμβανόμαστε πως έχει υποστεί θερμική καταπόνηση λόγω του φαινομένου Joule. Αν όμως αντιληφθούμε μηχανική καταπόνηση στο μονωτικό μας τότε μπορούμε να αποδώσουμε την αλλοίωση σε δυνάμεις Coulomb, οπότε και θα πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε μια από τις καταπονήσεις παρεντίθενται στη συνέχεια.

3.3.2.1.Η θερμική διάτρηση

Η θερμική διάτρηση οφείλεται στις απώλειες Joule. Συμβαίνει συνήθως σε μια περιοχή του υλικού οπού η ειδική αγωγιμότητα έτυχε να είναι αυξημένη λόγω ανομοιογενειών. Η μορφή της διάτρησης αυτής συναντάται κυρίως σε  χαμηλές τιμές της τάσης, όταν το στερεό μονωτικό καταπονείται θερμικά μόνο από τις απώλειες Joule (π.χ κακή απαγωγή της θερμότητας από τη μόνωση ενός καλωδίου λόγω σκόνης και ύγρανσης). Η ειδική αγωγιμότητα σ του ηλεκτρομονωτικού υλικού, κατά τη θερμική καταπόνηση του δίνεται από τη σχέση:

σ= σ0e-(Wi / KT),

όπου : σ0: η αρχική ειδική αγωγιμότητα

Wi : η ενέργεια ενεργοποίησης του στερεού ηλεκτρομονωτικού υλικού,

Κ: η σταθερά Boltzmann

T : η απόλυτη θερμοκρασία

Την αύξηση των απωλειών Joule του στερεού μονωτικού κατά την εφαρμογή της εναλλασσόμενης τάσης με ενεργό τιμή Uθ μπορεί να παραστήσει κανείς με ένα ισοδύναμο κύκλωμα, κατά το σχήμα 3.3.2.1-1, όπου η αύξηση των απωλειών Joule συμβολίζεται με μία μεταβλητή αγωγιμότητα G.

Η διάτρηση στην τιμή Uθ συμβαίνει, όταν η αγωγιμότητα αποκτήσει (λόγω αύξησης της ειδικής αγωγιμότητας από σ0 στην τιμή σ1), μία οριστική τιμή Gmax.

Σχήμα 3.3.2.1-1: Iσοδύναμο κύκλωμα του στερεού μονωτικού λόγω αύξησης των απωλειών Joule.

G = G0...Gmax

G0 : αγωγιμότητα του ιδανικού μονωτή

Gmax: αγωγιμότητα για τη διάτρηση

C : χωρητικότητα του ιδανικού μονωτή

Στη παρούσα βέβαια διπλωματική δεν περιλαμβάνουμε υπόψη μας τις απώλειες Joule  διότι η τάση που επιβάλλουμε είναι κρουστική και διαρκεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν προλαβαίνει να υπάρξει θερμική καταπόνηση.

### 3.3.2.2.Η ηλεκτρική διάτρηση

Όταν η σταθερή ενεργός τιμή της τάσης, που εφαρμόζεται στο δοκίμιο, είναι αρκετά μεγαλύτερη από εκείνη για τη θερμική διάτρηση, τότε η πεδιακή ένταση γίνεται μεγαλύτερη και επομένως μπορεί να αυξηθεί η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων μέσα στο μονωτικό υλικό.

Από μία τιμή της τάσης και μετά η διάτρηση του υλικού αποδίδεται κυρίως στις δυνάμεις Coulomb. Θεωρείται, ότι η διάτρηση οφείλεται σε :

α) αυτοσυντηρούμενο ιονισμό με κρούσεις (όπως στα αέρια μονωτικά), ή

β) μηχανική τάνυση του υλικού (διαχωρισμό του σε αρνητικούς και θετικούς φορείς, υπό την επίδραση των δυνάμεων του ηλεκτρικού πεδίου), ή

γ) συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων.

Η μορφή της διάτρησης αυτής ονομάζεται ηλεκτρική και διακρίνεται, ανάλογα με την εικόνα που  παρουσιάζει το ηλεκτρικό τόξο κατά τη διάτρηση:

- στη δενδροειδή (θύσανοι κάθετοι προς το ηλεκτρικό πεδίο) και

- εκείνη υπό μορφή οχετού κατά τη διεύθυνση του πεδίου (ηλεκτρομηχανική).

Η δενδροειδής διάτρηση είναι ένα θερμικό φαινόμενο μικρότερης χρονικής διάρκειας από εκείνο της θερμικής διάτρησης, γιατί, λόγω της μεγαλύτερης τιμής της τάσης και επομένως της πεδιακής έντασης, δημιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια με κρούσεις. Η εικόνα του υλικού μετά τη διάτρηση σχετίζεται με θερμική καταπόνηση στα ίχνη του δενδρίτη. Η διάτρηση συμβαίνει όταν μία διακλάδωση του δενδρίτη ολοκληρώνει την πλήρη αγώγιμη σύνδεση των ηλεκτροδίων. Στο σχήμα  3.3.2.2-1 δίνεται ένα παράδειγμα για τη μορφή του δενδρίτη (ανάλογα με την πολικότητα της τάσης) για τη δυσμενέστερη περίπτωση των πρακτικών εφαρμογών (ηλεκτρόδια ακίδα-πλάκα).

Στην περίπτωση της θετικής ακίδας ο δενδρίτης έχει, λόγω των δυνάμεων Coulomb που εξασκούνται μεταξύ των ελεύθερων αρνητικών ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια) κατά την κίνηση τους προς την ακίδα, αρκετές διακλαδώσεις (κατά κανόνα μη ευθύγραμμες).

Όταν όμως η ακίδα είναι αρνητική, οι δυνάμεις απομάκρυνσης μεταξύ των ελεύθερων αρνητικών ηλεκτρικών φορέων είναι, λόγω της μεγάλης ακτίνας, μικρότερες και έτσι οι διαδρομές είναι περίπου οι ακτίνες του κύκλου, των οποίων όμως η λαμπρότητα μειώνεται προς την περιφέρειά του. Έχουμε δηλαδή, ανάλογα με την πολικότητα της ακίδας, ομοιότητα με τις εικόνες Lichtenberg κατά τη μέτρηση κεραυνών.

Σχήμα 3.3.2.2-1: Προς επεξήγηση της μορφής του δενδρίτη

Η διάτρηση υπό μορφή οχετού (ή ηλεκτρομηχανική διάτρηση) οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη τιμή της πεδιακής έντασης, από ότι κατά τη δενδροειδή διάτρηση. Στα πολυμερή υλικά  διαχωρίζονται τα μόρια σε αρνητικούς και θετικούς φορείς. Η διάτρηση συμβαίνει κυρίως από τις δυνάμεις Coulomb, που εξασκούνται μεταξύ ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων και ηλεκτροδίων. Η χρονική διάρκεια του φαινομένου είναι μερικά μs. Η εικόνα, που παρουσιάζει το υλικό ότι είναι κυρίως το αποτέλεσμα μίας ακαριαίας εξάσκησης δυνάμεων, στην περιοχή όπου η πεδιακή ένταση είναι ιδιαίτερα μεγάλη (μηχανική τάνυση ,υπό την επίδραση των δυνάμεων του πεδίου).

Κατά την καταπόνηση οργανικών στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις έχει διαπιστωθεί, ότι πάνω από μία μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης Uκmin, που εφαρμόζεται στο δοκίμιο, συμβαίνει η διάτρηση με μία κρούση υπό μορφή οχετού, αν και η τιμή της πεδιακής έντασης είναι αρκετά μικρότερη από εκείνη κατά την ηλεκτρομηχανική διάτρηση υπό εναλλασσόμενη τάση καταπόνησης. Η μορφή της διάτρησης αυτής χαρακτηρίζεται επίσης ως ηλεκτρομηχανική. Το φαινόμενο έχει αποδοθεί στην απότομη μεταβολή της πεδιακής έντασης, λόγω της οποίας δημιουργούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα την ηλεκτρομηχανική διάτρηση από τις δυνάμεις Coulomb μεταξύ του αρνητικού ηλεκτροδίου και των θετικών ηλεκτρικών φορέων, που  συγκρατούνται στο πλέγμα των μορίων.

Μία ερμηνεία της ηλεκτρικής διάτρησης, μέσω ενός ισοδύναμου κυκλώματος, μπορεί να δοθεί ως ακολούθως :

Σχήμα 3.3.2.2-1 : Ισοδύναμο κύκλωμα του στερεού μονωτικού κατά την ηλεκτρική διάτρηση.

C : ιδανική χωρητικότητα

Cπ=0...Cmax : χωρητικότητα, που συμβολίζει την πόλωση του στερεού μονωτικού στη θέση θα συμβεί η διάτρηση.

G=0...Gmax : αγωγιμότητα λόγω αύξησης των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων στη θέση όπου θα συμβεί η διάτρηση

Όταν από την αύξηση των ηλεκτρικών φορέων, λόγω κάποιας ανομοιογένειας (δεν υπάρχουν πρακτικά ιδανικοί μονωτές), η ειδική αγωγιμότητα έχει αποκτήσει μία κρίσιμη για το υλικό τιμή σ2, η πόλωση του υλικού είναι αρκετή για να συμβεί η διάτρηση από τις δυνάμεις Coulomb μεταξύ ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων και ηλεκτροδίων. Η πόλωση αυτή του υλικού στην περιοχή, όπου θα συμβεί η διάτρηση, μπορεί να παρασταθεί σε ένα ισοδύναμο κύκλωμα (σχήματος 3.3.2.2-1), ως αύξηση της χωρητικότητας από την παράλληλη σύνδεση ενός μεταβλητού πυκνωτή Cπ (που συμβολίζει την πόλωση) προς την ιδανική χωρητικότητα C.

Όταν η αγωγιμότητα G και ο πυκνωτής Cπ έχουν αποκτήσει μόλις προ της διάτρησης τις τιμές Gmax και Cmax (που αντιστοιχούν στην κρίσιμη ειδική αγωγιμότητα σ2, λόγω κάποιας ανομοιογένειας), τότε συμβαίνει η διάτρηση.

3.3.2.3 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (Ή ΓΗΡΑΝΣΗ)

Πρώτα θα ξεκινήσουμε να περιγράψουμε τις μερικές εκκενώσεις που είναι εκείνες που  προκαλούν την ηλεκτροχημική διάτρηση ή αλλιώς τη γήρανση.

Η διάσπαση των στερεών μονωτικών έχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, την αφετηρία της στις μερικές  εκκενώσεις στην επιφάνεια και στον όγκο τους. Οι μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται σε φυσαλίδες αερίων ή γενικά θέσεις ανομοιογένειας μέσα στον όγκο του μονωτικού (εσωτερικές μερικές εκκενώσεις), καθώς και σε θέσεις ανομοιογένειας ή ξένες επικαθίσεις (ηλεκτρικές ακαθαρσίες) στην επιφάνεια του (εξωτερικές εκκενώσεις). Μία μακροσκοπική παράσταση των θέσεων διαταραχής δίνεται στο σχήμα 3.3.2.3-1. Σύμφωνα με αυτό, οι επιφανειακές θέσεις διαταραχής έχουν παρασταθεί με τους πυκνωτές Cε1…Cεn και οι εσωτερικές με τους πυκνωτές Cφ1…Cφn. Οι πυκνωτές C1…Cn και C01…C0n παριστάνουν αντίστοιχα το υπόλοιπο υγιές τμήμα του μονωτικού (κάθε ένας από αυτούς δίνει την ολική χωρητικότητα δύο πυκνωτών, εκ των οποίων ο ένας είναι η χωρητικότητα μεταξύ ακίδας και της θέσης διαταραχής και ο άλλος η χωρητικότητα μεταξύ της πλάκας και της θέσης διαταραχής).

Σχήμα 3.3.2.3-1: Μία μακροσκοπική παράσταση των θέσεων διαταραχής σε στερεό μονωτικό εντός μονωτικού ελαίου

1) Τομή Α-Α της διάταξης πειραματισμού :

α : ηλεκτρόδιο ακίδα

β: επιφανειακό φιλμ του μονωτικού ελαίου και επιφάνεια του στερεού μονωτικού.

γ : στερεό μονωτικό

δ : ηλεκτρόδιο πλάκα

2) Κάτοψη της διάταξης πειραματισμού :

C1…Cn: πυκνωτές του "υγιούς" τμήματος της επιφάνειας του στερεού μονωτικού και του επιφανειακού φιλμ ελαίου

Cε1…Cεn : πυκνωτές επιφανειακών (εξωτερικών) θέσεων διαταραχής

C            : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

Cφ1…Cφn : πυκνωτές εσωτερικών θέσεων διαταραχής (κυρίως φυσαλίδες αερίων)

C01…C0n : πυκνωτές του "υγιούς" τμήματος του στερεού μονωτικού

Από τη στιγμή της έναρξης των μερικών εκκενώσεων προκαλείται συνήθως σταδιακή αλλαγή της μοριακής δομής του στερεού μονωτικού, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη σε περιορισμένο τμήμα του, όπου δηλαδή έτυχε οι θέσεις ανομοιογένειας να είναι περισσότερο αγώγιμες. Πρόκειται για ένα ηλεκτροχημικό φαινόμενο, που σε κάποιο απροσδιόριστο χρονικό διάστημα οδηγεί στη διάσπαση του στερεού μονωτικού.

Συγκριτικά με τις άλλες μορφές διάσπασης, η ηλεκτροχημική διάσπαση προκαλεί βαθμιαία μείωση της ηλεκτρικής αντοχής, ανάλογα με το ρυθμό αύξησης της χημικής μεταβολής και είναι συνήθως μακροπρόθεσμη, γι' αυτό ονομάζεται και γήρανση του μονωτικού υλικού. Στο Σχήμα 3.3.2.3-2 δίνεται ένα παράδειγμα μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής, λόγω γήρανσης του υλικού από τη μεγαλύτερη συμμετοχή των θέσεων διαταραχής.

Σχήμα 3.3.2.3-2 : Μείωση της διηλεκτρικής αντοχής στο νάιλον πάχος 0,125mm, λόγω μερικών εκκενώσεων.

Αριθμός δοκιμιών : 10 ανά σημείο μέτρησης.

Τδ : χρόνος διάσπασης.

### H τεχνητή γήρανση

Κατά την καταπόνηση ενός στερεού μονωτικού υλικού με κάποια μορφή τάσης (εναλλασσόμενη, κρουστική ή συνεχή), διαπιστώνει κανείς ότι μετά από κάποια τιμή της τάσης (ανάλογα με τη μορφή της) εμφανίζονται μερικές εκκενώσεις.

Η γήρανση του μονωτικού υλικού στο εργαστήριο με τιμές της τάσης μεγαλύτερες από την τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων χαρακτηρίζεται τεχνητή γήρανση. Η τεχνητή αυτή γήρανση του στερεού μονωτικού δεν ανταποκρίνεται βέβαια στην πραγματική κατάσταση, που δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου (όταν το υλικό εργάζεται υπό ονομαστικά μεγέθη στο δίκτυο), δίνει όμως τη δυνατότητα ανίχνευσης των παραγόντων διάσπασης, που τελικά δεν μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους πραγματικούς.

3.3.2.4.ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Η μείωση της διηλεκτρικής αντοχής είναι δεδομένη κατά την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μέσου, γιατί η παραγωγή ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων γίνεται μεγαλύτερη. Στα πολυμερή μονωτικά υλικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι εξασθενούν οι δεσμοί των μορίων και επομένως και η ενέργεια εξόδου των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων από το πλέγμα των μορίων είναι μικρότερη.

Η διάτρηση που προκαλείται από μόνο από τη θερμότητα του περιβάλλοντος στερεού μονωτικού μέσου ονομάζεται θερμοχημική. Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι, μετά από μια τιμή της τάσης, η θερμοχημική διάτρηση δεν αντιμετωπίζεται με την αύξηση του πάχους της μόνωσης. Η τάση αυτή ονομάζεται θερμική τάση ανατροπής. Η τάση αυτή αποτελεί το κριτήριο για το τεχνοοικονομικό πάχος στερεών μονωτικών στις πρακτικές εφαρμογές (όπως μετασχηματιστές, καλώδια κτλ )  η τιμή είναι για τα περισσότερα υλικά, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 0C και καταπόνηση με εναλλασσόμενη τάση 50 Hz της τάξης του 1MV.

Πρόσφατες έρευνες σε στερεά μονωτικά έδειξαν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον μέσο του στερεού μονωτικού ενισχύει τις μερικές εκκενώσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι οι μερικές εκκενώσεις εκδηλώνονται, λόγω της θερμότητας του περιβάλλοντος σε μικρότερες τιμές της τάσης από ότι σε κανονική θερμοκρασία 20 0C  , με αποτέλεσμα να συμβαίνει ο ιονισμός διά κρούσεως σε αρκετά μικρότερες τιμές του πεδίου απ΄ ότι κατά την καταπόνηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 0C.

Στη παρούσα διπλωματική εργασία δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την θερμοχημική διάσπαση διότι θεωρούμε ότι μέσα στο εργαστήριο έχουμε σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος η οποία δεν μεταβάλλεται.

3.3.3 ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Όπως είναι γνωστό, με τη γέφυρα Schering μετρά κανείς το σύνολο των απωλειών ενός μονωτικού υλικού ή μιας διάταξης υψηλής τάσης, δηλαδή τις απώλειες αγωγιμότητας, πόλωσης και εκείνης λόγω εσωτερικών και εξωτερικών εκκενώσεων. Όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο της γήρανσης των μονωτικών υλικών εμφανίστηκε η πρώτη μέθοδος ανίχνευσης των μερικών εκκενώσεων. Πρόκειται για τη μέθοδο Callender, η οποία είναι παραλλαγή της γέφυρας Schering και με την οποία κατορθώθηκε η εξουδετέρωση των παράσιτων χωρητικοτήτων του κυκλώματος μέτρησης κατά το διαχωρισμό των απωλειών αγωγιμότητας και πόλωσης από εκείνες λόγω μερικών εκκενώσεων.

Η ανάγκη για τη φυσική εξήγηση και τη μαθηματική ανάλυση του φαινομένου των μερικών εκκενώσεων μέσα στον όγκο του στερεού μονωτικού, οδήγησε τους Gemant και Philipoff στο ισοδύναμο κύκλωμα του (σχήμα 3.3.3-1), γιατί διατυπώθηκε η άποψη ότι οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις οφείλονται σε φυσαλίδες αερίου.

Σχήμα 3.3.3-1 : Σχηματική παράσταση και ισοδύναμο κύκλωμα ενός στερεού μονωτικού με φυσαλίδα αερίου στον όγκο του (κατά Gemant και Philipoff).

α : σχηματική παράσταση

β : ισοδύναμο κύκλωμα

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C1: χωρητικότητα της φυσαλίδας

C2: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του στερεού μονωτικού

R1: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1

Στο σχήμα 3.3.3-2 έχει συμπληρωθεί το μακροσκοπικό αυτό μοντέλο και για τις εξωτερικές μερικές εκκενώσεις, που οφείλονται σε θέσεις διαταραχής στην επιφάνεια του υλικού. Η ύπαρξη των εσωτερικών και εξωτερικών εκκενώσεων παριστάνεται στο ισοδύναμο κύκλωμα με την αύξηση της χωρητικότητας, η οποία επιτυγχάνεται αντίστοιχα κατά τη διάσπαση της φυσαλίδας (C1) και του πυκνωτή εξωτερικών μερικών εκκενώσεων (Cε). Με τον τρόπο δηλαδή αυτό γίνεται παράλληλη σύνδεση του υπόλοιπου "υγιούς τμήματος" του μονωτικού (C2 και C3 αντίστοιχα) προς την ιδανική χωρητικότητα C. Οι σπινθήρες Σπ1 και Σπ2 στα ισοδύναμα κυκλώματα διασπώνται όταν διασπάται η αντίστοιχη θέση διαταραχής. Έτσι, μέσω της αντίστασης του τόξου που  σχηματίζεται (R1, R2) γίνεται η εκφόρτιση του αντίστοιχου πυκνωτή διαταραχής (C1, Cε).

Σχήμα 3.3.3-2 : Σχηματική παράσταση και ισοδύναμο κύκλωμα ενός στερεού μονωτικού με φυσαλίδα αερίου στον όγκο του και με επιφανειακή θέση διαταραχής.

α : σχηματική παράσταση

β : ισοδύναμο κύκλωμα

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C1: χωρητικότητα της φυσαλίδας

Cε: χωρητικότητα της επιφανειακής θέσης διαταραχής

C2: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του στερεού μονωτικού

C3: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του επιφανειακού φιλμ

R1: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1

R2: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ2

Η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων κατά το ισοδύναμο κύκλωμα των Gemant και Philipoff σημαίνει αύξηση της τάσης στους ακροδέκτες της διάταξης, στο ρυθμό που διασπώνται χρονικά οι διάφορες θέσεις διαταραχής. Μπορούμε δηλαδή να υποθέσουμε, ότι οι θέσεις ανομοιογένειας επενεργούν ως ένα είδος διακόπτη. Με βάση την υπόθεση αυτή συναντά κανείς συχνά στη βιβλιογραφία το ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων κατά το σχήμα 3.3.3-3.

Σχήμα 3.3.3-3 : Ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων (παραλλαγή του ισοδύναμου κυκλώματος των Gemant και Philipoff).

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

C2: χωρητικότητα του υγιούς στον όγκο του μονωτικού

C3: χωρητικότητα του υγιούς στην επιφάνεια του μονωτικού

Δ1 και Δ2 : διακόπτες, που όταν κλείνουν συμβολίζουν την διάσπαση αντίστοιχα των εσωτερικών και των εξωτερικών μερικών εκκενώσεων.

Εκτός από το ισοδύναμο κύκλωμα των Gemant και Philipoff, έχουν προταθεί για τη μελέτη του φαινομένου της γήρανσης των στερεών μονωτικών και άλλα μακροσκοπικά ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα, στα οποία λαμβάνονται υπ' όψη η αύξηση της αγωγιμότητας στις πλευρές της φυσαλίδας, οι απώλειες ενέργειας σε αυτές, η αγωγιμότητα του υλικού κλπ. Το ισοδύναμο κύκλωμα κατά Widmann δίνει επίσης μία ικανοποιητική μακροσκοπική ερμηνεία των μερικών εκκενώσεων (σχήμα 3.3.3-4). Σύμφωνα με αυτό, οι θέσεις διαταραχής αποδίδονται ως μία γεννήτρια μερικών εκκενώσεων G. Έτσι, όταν διεγείρεται η γεννήτρια G συμβαίνει αύξηση του δυναμικού στους ακροδέκτες της διάταξης.

Σχήμα 3.3.3-4 : Ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων κατά Widmann.

C : ιδανική χωρητικότητα της διάταξης

G : γεννήτρια μερικών εκκενώσεων

## 3.3.4. Η επιφανειακή διάσπαση και η υπερπήδηση

Η εκδήλωση των εξωτερικών μερικών εκκενώσεων στη διαχωριστική επιφάνεια του συνδυασμού "στερεό μονωτικό-αέριο μονωτικό", ή του συνδυασμού "στερεό μονωτικό-υγρό μονωτικό" θα οδηγήσει σε επιφανειακή διάσπαση, όταν μία ομάδα ελεύθερων ηλεκτρονίων (η οποία, με βάση τις οπτικές παρατηρήσεις, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μία διαδρομή της δενδροειδούς φωτεινής ακτινοβολίας, που εκδηλώνεται) θα προκαλέσει μείωση της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων (δηλαδή μείωση της απόστασης μόνωσης), ώστε τελικά να συμβεί ένας οχετός διάσπασης στην επιφάνεια του στερεού (επιφανειακή διάσπαση), ή στο περιβάλλον μέσο του (υπερπήδηση).

Σχήμα 3.3.4-1 : Τυπικό παλμογράφημα της επιφανειακής διάσπασης πολυμερών στερεών μονωτικών (πάχους 2mm) εντός μονωτικού ελαίου, υπό κρουστική τάση 10/200μs και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα.

Cm : 1835nF,  : 70kV.

Από πειράματα είναι γνωστό, ότι στα φαινόμενα παραγωγής ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια) στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών συμμετέχει και η ίδια η επιφάνεια σε βάθος μέχρι 30Å. Έτσι, εκτός από τις εξωτερικές μερικές εκκενώσεις (οι οποίες οφείλονται σε ξένες επικαθίσεις και έχουν συνήθως τον κυρίαρχο ρόλο στη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής στην επιφάνεια), μπορεί κανείς να υποθέσει ότι εκδηλώνονται και οι άλλοι παράγοντες (απώλειες Joule, δυνάμεις Coulomb και θερμότητα του περιβάλλοντος), όπως κατά τη διάτρηση. Πειραματικές έρευνες σε στερεά μονωτικά των πρακτικών εφαρμογών με κρουστικές τάσεις, δείχνουν ότι υπάρχει ομοιότητα των παλμογραφημάτων της διάτρησης ως προς εκείνα της επιφανειακής διάσπασης, με τη διαφορά ότι η επιφανειακή διάσπαση εκδηλώνεται στην ουρά της κρουστικής τάσης.

### 3.3.5. Στατιστικές μετρήσεις των μερικών εκκενώσεων

Για την πειραματική έρευνα των μερικών εκκενώσεων, μέσω παλμογραφημάτων (ή μετρήσεων των κυματομορφών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα), έχουν προταθεί διάφορες έννοιες, όπως π.χ. στο σχήμα 3.3.5-1 για μετρήσεις με κρουστικές τάσεις. Με παρόμοιες σκέψεις, μπορεί κανείς να καθορίσει μεγέθη για τη μελέτη των μερικών εκκενώσεων κατά την καταπόνηση με άλλες μορφές τάσεων, καθώς και με άλλα τετράπολα μέτρησης (συνήθως ωμική αντίσταση, αντί του πυκνωτή, ή συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων μέτρησης, σχήμα 3.3.5-2). Στο σχήμα π.χ. 3.3.5-3 δίνεται ένα παράδειγμα καθορισμού εννοιών, για παλμογραφήματα των μερικών εκκενώσεων, υπό ημιανορθωμένη τάση καταπόνησης.

Σχήμα3.3.5-1: Παράδειγμα καθορισμού ορισμένων εννοιών για τη στατιστική μελέτη των μερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά, των πρακτικών εφαρμογών, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης.

T1 : Χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων.

T2 : Χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων.

Q0 : Φορτίο έναρξης των μερικών εκκενώσεων.

Q2 : Φορτίο περαίωσης των μερικών εκκενώσεων.

uκ : Στιγμιαία τιμή της εφαρμοζόμενης κρουστικής τάση.

u0 : Τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (στιγμιαία τιμή).

Δu : Άλμα δυναμικού.

ΔQ : Αύξηση φορτίου.

Με βάση τις παραπάνω έννοιες έχουν σχεδιαστεί διάφορες χαρακτηριστικές, όπως : η χαρακτηριστική Q=f(), η χαρακτηριστική u0=f(),ο χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων σε συνάρτηση με την μέγιστη τιμή της τάσης, κλπ. Οι τιμές των χαρακτηριστικών αυτών βασίζονται συνήθως σε μετρήσεις επί ενός αρκετά μεγάλου αριθμού δοκιμίων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η χαρακτηριστική Q=f(),η οποία φαίνεται ότι είναι εκθετικής μορφής (σχήμα 3.3.5-4), με αποκλίσεις από αυτήν, που έχουν αποδοθεί στη στατιστικότητα των ανομοιογενειών των στερεών μονωτικών των πρακτικών εφαρμογών, καθώς και στην εκδήλωση και άλλων παραγόντων μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής, όπως π.χ. των δυνάμεων Coulomb κατά την καταπόνηση οργανικών στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις της μορφής 1,2/50μs ή 10/200μs όπου παρατηρούνται μηχανικές βλάβες (θραύσματα) στο υλικό σε βάρος της εκδήλωσης των μερικών εκκενώσεων. Στο σχήμα 3.3.3-5 δίνεται ένα τυπικό παράδειγμα τεχνητής γήρανσης, από όπου φαίνεται η σημαντική μείωση των αλμάτων δυναμικού κατά την 90η κρούση, ως προς την 60η. Από ταυτόχρονες παρατηρήσεις της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών, εύκολα διαπιστώνεται, ότι η μείωση των αλμάτων δυναμικού (και επομένως του φορτίου Q στον πυκνωτή μέτρησης) σχετίζεται με τις μηχανικές κακώσεις (θραύσματα) στην επιφάνεια του μονωτικού.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα των ερευνών του είδους αυτού είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων στο διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της εφαρμοζόμενης τάσης στο στερεό μονωτικό. Έχει διαπιστωθεί ότι:

- οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή μηδενισμού της τάσης, ή γενικότερα στην περιοχή της μέγιστης χρονικής μεταβολής της.

- οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή, όπου δεν μηδενίζεται η τάση.

Τα παραπάνω σημαίνουν π.χ. για καταπονήσεις με κρουστικές τάσεις, ότι : οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του μετώπου της κρουστικής τάσης, ενώ οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια της ουράς της κρουστικής τάσης.

Σχήμα 3.3.5-2 : Απλοποιημένο κύκλωμα μέτρησης των μερικών εκκενώσεων μέσω "ωμικού-χωρητικού" τετράπολου μέτρησης, κατά  την καταπόνηση του δοκιμίου με εναλλασσόμενη τάση 50 Hz.

H.Τ.: Μετασχηματιστής υψηλής τάσης.

Ck  : Πυκνωτής υψηλής τάσης.

u  : Στιγμιαία τιμή της εναλλασσόμενης τάσης (η οποία μετράται σε ένα ωμικό-χωρητικό τετράπολο).

um : Στιγμιαία τιμή της τάσης στο ωμικό-χωρητικό τετράπολο μέτρησης των μερικών εκκενώσεων.

ιm  : Στιγμιαία τιμή του ρεύματος λόγω μερικών εκκενώσεων.

Δu  : Μεταβολές στην εφαρμοζόμενη τάση λόγω μερικών εκκενώσεων.

Μία πειραματική προσέγγιση του παραπάνω διαχωρισμού, μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, έχει δοθεί από παλμογραφήματα των αλμάτων δυναμικού σε στερεά οργανικά μονωτικά, με κρουστικές τάσεις διαφόρων μορφών (σε περιβάλλον μονωτικού ελαίου και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα-πλάκα), που συνδυάστηκαν με ταυτόχρονες οπτικές παρατηρήσεις της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών.

Στον πίνακα 3.3.5-1 δίνονται αποτελέσματα των στατιστικών αυτών μετρήσεων, που αφορούν οργανικά στερεά μονωτικά με εr(2,5(4,5, από τα οποία συμπεραίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, που προαναφέρθηκε. Φαίνεται επίσης, ότι οι κρουστικές τάσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας (τάσεις χειρισμών) προκαλούν κυρίως εσωτερικές μερικές εκκενώσεις (ενισχύοντας έτσι τη γήρανση των στερεών μονωτικών υλικών), ενώ οι κεραυνικές τάσεις (μορφή κρουστικής τάσης 1,2/50μs) σχετίζονται περισσότερο με εξωτερικές μερικές εκκενώσεις.

Σχήμα 5.5.5-3 : Παράδειγμα Καθορισμού ορισμένων εννοιών για την στατιστική μελέτη των μερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά, των πρακτικών εφαρμογών, υπό ημιανορθωμένες τάσεις καταπόνησης.

Τ1 : Χρόνος έναρξης  των μερικών εκκενώσεων.

U0 : Τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (στιγμιαία τιμή).

Δu : άλμα δυναμικού

Σχήμα 3.3.5-4 : Χαρακτηριστική Q2=f() για τον βακελίτη (πάχους 2mm), υπό κρουστικές τάσεις 10/200μs, 100/2500μs και 250/2500μs.

Περιβάλλον μέσο : μονωτικό λάδι

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα

Cm: 1000nF

Σχήμα 3.3.5-5 : Άλματα δυναμικού κατά την 60η και την 90η κρούση στο pertinax (πάχους 2mm).

Μορφή τάσης : 1,2/50μs (=99,7kV).

Περιβάλλον μέσο : μονωτικό λάδι.

Διάταξη ηλεκτροδίων : ακίδα-πλάκα.

Cm : 210nF

| Μορφή τάσης σε μs | Δενδρίτης | Εικόνα επιφανειακών διαταραχών | Άλματα Δυναμικού | Συμπεράσματα για τις μερικές εκκενώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2/50 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | στην ουρά | εξωτερικές μερικές εκκενώσεις |
| 10/200 | ΝΑΙ (αλλά μικρότερος από εκείνον κατά την καταπόνηση με κρουστική τάση 1,2/50μs | ΝΑΙ (αλλά μικρότερη από εκείνη κατά την καταπόνηση με κρουστική τάση 1,2/50 μs | στην ουρά και στο μέτωπο | εξωτερικές και εσωτερικές μερικές εκκενώσεις |
| 250/2500 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | στο μέτωπο | εσωτερικές μερικές εκκενώσεις |

Πίνακας 3.3.5-1 : Αποτελέσματα της συσχέτισης μεταξύ εμφάνισης των αλμάτων δυναμικού και της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών.

## 3.3.6. H κβαντομηχανική θεωρία της γήρανσης και της διάσπασης των στερεών μονωτικών

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω η γήρανση και η διάσπαση των στερεών μονωτικών οφείλονται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες (απώλειες Joule, μερικές εκκενώσεις, δυνάμεις Coulomb, και θερμότητα του περιβάλλοντος). Οι παράγοντες αυτοί δεν περιλαμβάνουν όμως στοιχεία για φαινόμενα, που δεν μπορεί κανείς να ακούσει, ή να παρατηρήσει, όπως:

- ο ιονισμός με κρούσεις, που πιστεύεται ότι εκδηλώνεται στα στερεά μονωτικά, και

- το μη ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνση των παραγόμενων ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια ) στα ηλεκτρόδια.

Ο ιονισμός με κρούσεις και η εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι χρήσιμο να συσχετισθούν με τα φωτεινά φαινόμενα και τις καταπονήσεις, που παρατηρούνται στα στερεά μονωτικά ( θερμικές ή μηχανικές ή και τα δύο), γιατί θα έδιναν περισσότερες πληροφορίες για τη μείωση της διηλεκτρικής αντοχής.

Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και άλλες, δόθηκαν με κβαντομηχανική ερμηνεία των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών, η οποία βασίζεται κυρίως :

- στις μετρήσεις των αλμάτων δυναμικού κατά την καταπόνηση στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις,

- στις κρούσεις φορτίου, που είναι η κυματομορφή (το παλμογράφημα) της πτώσης τάσης σε ένα ωμικό τετράπολο μέτρησης (ως στοιχείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε δηλαδή μία αντίσταση, αντί του πυκνωτή μέτρησης)

- στην ανίχνευση του μη ορατού φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (που εκπέμπεται κατά τη γήρανση και τη διάσπαση), που εκπέμπεται κατά τη γήρανση και τη διάσπαση μέσω προσβολής του φωτογραφικού φιλμ και τη μέτρηση του παραπάνω φάσματος από τα άλματα δυναμικού.

- στην ικανοποιητική πειραματική και θεωρητική ταύτιση του μηχανισμού παραγωγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων

Στη κβαντομηχανική θεωρία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια). Η τιμή της ενέργειας αυτής, πάνω από την ενέργεια Fermi των ηλεκτροδίων διευκολύνει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τον μηχανισμό παραγωγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων. Τα βασικότερα συμπεράσματα από τη θεωρία αυτή είναι :

- Η γήρανση και η διάσπαση, σχετίζονται με εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που παράγεται στο υλικό. Έχει διαπιστωθεί, ότι :

α) το φάσμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά τη γήρανση μπορεί να είναι από ακουστικά κύματα μέχρι υπεριώδεις ακτίνες.

β) Το φάσμα της παραπάνω ακτινοβολίας κατά τη διάσπαση είναι δυνατό να επεκταθεί σε τιμές της ιονίζουσας περιοχής του (η εκπομπή του φάσματος αυτού προκαλεί την απεικόνιση αντικειμένων στη φωτογραφική πλάκα)

- Καθοριστικός παράγοντας για την δημιουργία ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων είναι η τιμή του πεδίου. Από μετρήσεις σε οργανικά στερεά μονωτικά (με σχετική διηλεκτρική σταθερά 2,5-4,5) έχει διαπιστωθεί ότι οι μερικές εκκενώσεις, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης, αρχίζουν σε τιμή πεδίου περίπου 0,2MV/cm.

- Για τιμές του πεδίου μέχρι περίπου 0,5MV/cm αυξάνει η ειδική αγωγιμότητα κατά τη σχέση .

- Για μεγαλύτερες τιμές πεδίου από προηγουμένως, οι ελεύθεροι ηλεκτρικοί φορείς γίνονται αρκετά περισσότεροι και δεν ισχύει η παραπάνω σχέση. Στην περίπτωση αυτή η παραγωγή των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων αποδίδεται στον ιονισμό με κρούσεις. Έχει διαπιστωθεί, ότι ο ιονισμός με κρούσεις σχετίζεται με την εκδήλωση αρνητικής διαφορικής αντίστασης στο υλικό. Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εξαρτάται από το περίσσευμα της ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνσή τους στα ηλεκτρόδια.

Κατά τη θεωρία αυτή ενδιαφέρουν τα ενεργειακά επίπεδα των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων και όχι ο διαχωρισμός των τελευταίων σε εσωτερικές και εξωτερικές. Η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια), πάνω από την ενέργεια Fermi του ηλεκτροδίου, μπορεί να υπολογιστεί από την ενέργεια στον πυκνωτή μέτρησης Cm ανά άλμα δυναμικού, με την σχέση (, όπου : qe το φορτίο του ηλεκτρονίου και Δu το άλμα δυναμικού). Η σχέση αυτή ισχύει για μηδενική τιμή της ωμικής αντίσταση R από τον πυκνωτή μέτρησης μέχρι και το ηλεκτρόδιο γείωση

Μία διαδρομή της δενδροειδούς μορφής εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αντιστοιχεί σε μία κρούση φορτίου, η οποία περιλαμβάνει ελεύθερα ηλεκτρόνια, που είχαν την ίδια ενεργειακή στάθμη (κατά την άφιξή τους στην άνοδο προκάλεσαν εκπομπή του ίδιου μήκους κύματος). Μπορούμε να υποθέσουμε, λόγω του εύρους της παραπάνω ακτινοβολίας, ότι υπάρχουν στο υλικό διάφορες ενεργειακές στάθμες διαταραχής μέσα στην απαγορευμένη ζώνη, που είναι καθοριστικής σημασίας για την εκδήλωση του ιονισμού (σχήμα 3.3.6.1). Οι στάθμες διαταραχής φαίνεται ότι αντιστοιχούν στις θέσεις διαταραχής του ισοδύναμου κυκλώματος των μερικών εκκενώσεων κατά Gemant και Philipoff (σχήμα 3.3.5-2). Από τις στάθμες διαταραχής συμμετέχουν περισσότερο στο φαινόμενο της γήρανσης οι πλησιέστερες προς τη ζώνη αγωγιμότητας.

Σχήμα 3.3.6-1 : Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών του ανομοιογενούς στερεού μονωτικού.

1 : ζώνη αγωγιμότητας

2 : στάθμες διαταραχής μέσα στην απαγορευμένη ζώνη

3:  ζώνη σθένους

Από πρόσφατες έρευνες, που έχουν γίνει κατά τη γήρανση στερεών μονωτικών των πρακτικών εφαρμογών, υπό εναλλασσόμενη (ή συνεχή) τάση καταπόνησης, διαπιστώνεται επίσης η εκπομπή του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που έχει προαναφερθεί για την τεχνητή γήρανση με κρουστικές τάσεις.

### 3.3.6.1. Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη διάτρηση

Η διάτρηση έχει διερευνηθεί με καταπονήσεις στερεών μονωτικών με σχετική διηλεκτρική σταθερά περίπου 2,5(4,5 (διάφορα χαρτιά μετασχηματιστών, πεπιεσμένο χαρτί, βακελίτης, pertinax, πανίτης, κλπ). Οι τάσεις δοκιμής, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κβαντομηχανική ερμηνεία του μηχανισμού διάτρησης, είναι κυρίως κρουστικής μορφής (1,2/50μs, 10/200μs, 250/2500μs, κλπ). Πειράματα έχουν γίνει επίσης με εναλλασσόμενες και ημιανορθωμένες τάσεις καταπόνησης.

Παρακάτω εξετάζεται ένα παράδειγμα με κρουστικές τάσεις, ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμες μετρήσεις με εκείνες της γήρανσης κατά την προηγούμενη παράγραφο. Για το λόγο αυτό, οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τη διάταξη πειραματισμού του σχήματος 6.3.1-5. Τυπικά παλμογραφήματα του φαινομένου δίνονται στα σχήματα 6.3.2-1 και 6.3.2-2. Η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων (W) μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση 6.3.1-7, όπως και κατά την γήρανση. Έτσι, για το πρώτο π.χ. άλμα δυναμικού και R=0,5Ω (που ήταν η αντίσταση από τον πυκνωτή μέτρησης μέχρι και το ηλεκτρόδιο γείωσης) η τιμή W υπολογίζεται ότι είναι περίπου 105eV. Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε, ότι η διάτρηση σχετίζεται με εκπομπή μαλακών ακτίνων Χ.

Από το παλμογράφημα των κρούσεων φορτίου παρατηρεί κανείς την εκδήλωση αρνητικής διαφορικής αντίστασης. Ο αριθμός των κρούσεων περιορίζεται ως προς εκείνον κατά τη γήρανση, αλλά η τιμή του ρεύματος αυξάνει σημαντικά (συγκρίνατε με το παλμογράφημα του σχήματος 6.3.1-3). Μπορεί να υποθέσει κανείς, ότι ο μηχανισμός της διάτρησης έχει τα ίδια γνωρίσματα με εκείνον της γήρανσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που παράγεται στα στερεά μονωτικά κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων της γήρανσης και της διάτρησης εξαρτάται σημαντικά από τον συντελεστή χρησιμοποίησης της διάταξης

των ηλεκτροδίων. Όσο περισσότερο ανομοιογενές είναι το πεδίο, τόσο μειώνεται το εύρος της παραπάνω ακτινοβολίας. Όταν ακίδα έχει π.χ. ακτίνα καμπυλότητας 0,3mm (αντί του (1mm), τότε (όπως έχει διαπιστωθεί πειραματικά) η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία επεκτείνεται μέχρι το ορατό τμήμα της.

Σχήμα 3.3.6.1-1 : Τυπικό παλμογράφημα αλμάτων δυναμικού κατά τη διάτρηση πολυμερών στερεών μονωτικών (πάχους 1mm) εντός μονωτικού ελαίου.

Κρουστική τάση : 1,2/50μs.

R της ακίδας (1mm.

: 85kV.

Ε  : 1,2 MV/cm.

Cm : 1835nF.

Σχήμα 3.3.6.1-2 : Τυπικό παλμογράφημα κρούσεων φορτίου κατά τη διάτρηση πολυμερών στερεών μονωτικών (πάχους 1mm) εντός μονωτικού ελαίου, υπό κρουστική τάση.

R της ακίδας (1 mm.

Mορφή τάσης 1,2/50μs.

= 85kV

E=1,2MV/cm

Rm= 150Ω

um : 20V/div

t  : 2 μs/div

Παραδείγματα

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα των πρακτικών εφαρμογών, από τα οποία φαίνέται η χρησιμότητα της θεωρίας, που προαναφέρθηκε.

Παράδειγμα 1 : Η θερμική καταπόνηση των μονώσεων των καλωδίων κατά την ομαδοποιημένη εγκατάστασή τους, όταν δεν εφαρμόζονται οι σχετικοί κανονισμοί :

H ομαδοποιημένη εγκατάσταση των καλωδίων (στο έδαφος ή στον αέρα) θα πρέπει να γίνεται με μεθόδους, που να διευκολύνουν την απαγωγή της θερμότητας. Σε διαφορετική περίπτωση θα αυξηθεί η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των διαφόρων μονωτικών υλικών ως ακολούθως :

α) για Ε<Ε0 :

β) για Ε>Ε0 :  σ2>>σ1,  γιατί ισχύει

Η πρώτη περίπτωση αφορά κυρίως τα καλώδια χαμηλής τάσης. Για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των καλωδίων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ομαδοποίησής τους (π.χ.: VDE 0100, BS 6004, κλπ).

3.3.7Παραδείγματα  εφαρμογών των στερεών μονωτικών

Τα στερεά μονωτικά χρησιμεύουν στις μονώσεις ηλεκτρικών μηχανών, όπου οι αποστάσεις μόνωσης πρέπει να είναι, για λόγους μείωσης του όγκου των μηχανών, περιορισμένες. Χρησιμοποιούνται επίσης σε καλώδια (για τη μόνωση μεταξύ αγωγών, καθώς και αγωγών προς γη), καθώς και για την κατασκευή μονωτήρων κάθε είδους σε συνδυασμό με τον αέρα, όπως: μονωτήρες εναέριων γραμμών και ζυγών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεφωνικών δικτύων, τάνυσης και στήριξης γραμμών χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, εναέριων γραμμών ή ζυγών τροφοδότησης ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, εγκαταστάσεων πομποδεκτών υψίσυχνων ρευμάτων, διέλευσης κάθε τύπου, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υποσταθμών διανομής, διακοπτών και αποζευκτών, μετασχηματιστών και οργάνων μέτρησης , διατάξεων ασφάλειας και τηλεφωνικών φίλτρων, φορείς ανορθωτών και βάσεις καθοδικών σωλήνων, ηλεκτρικών αντιστάσεων, πηνίων κ.τ.λ. Μια άλλη κατηγορία εφαρμογών των στερεών μονωτικών  είναι η χρησιμοποίηση τους ως διηλεκτρικά υλικά στην κατασκευή πυκνωτών. Συχνά συνδυάζονται τα στερεά μονωτικά με υγρά μονωτικά όπως τα χαρτί το pertinax ο βακελίτης και άλλα μονωτικά με το λάδι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του συνδυασμού στερεό-υγρό μονωτικό είναι οι μετασχηματιστές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και καλώδια με μόνωση χαρτί-λάδι. Ο συνδυασμός του στερεού – υγρού μονωτικού αποσκοπεί κυρίως στον εμποτισμό του στερεού μονωτικού με το υγρό μονωτικό, ώστε να αποφεύγονται οι θύλακες αέρα.

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η στατιστική ανάλυση των μερικών εκκενώσεων σε ένα  χαρτί μετασχηματιστή εμποτισμένο με εποξική ρυτίνη υπό κρουστική τάση 1.2/50μs που επιβάλλαμε μέσω γεννήτριας. Στην ουσία μελετάμε τα φαινόμενα που εκδηλώνονται κατά τη διάσπαση του στερεού μας μονωτικού (χαρτί Μ/Σ) σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα. Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη για  τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου μονωτικού υλικού βάσει ορισμένων ηλεκτρικών μεγεθών είτε που επιβάλλαμε (όπως η κρουστική τάση) είτε που μετρήσαμε (όπως η τάση εξόδου στον πυκνωτή μέτρησης) είτε μεγέθη που υπολογίσαμε (όπως η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων).

Τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε από τη σύγκριση των προαναφερθέντων μεγεθών για το συγκεκριμένο μονωτικό υλικό θα μας βοηθήσουν παράλληλα με τη κβαντομηχανική θεωρία των φυσικών φαινομένων να εμβαθύνουμε στα φαινόμενα που παρατηρούνται στα βιομηχανικά ηλεκτρομονωτικά υλικά.. Τότε θα είμαστε ικανοί να αξιολογούμε τα διάφορα μονωτικά υλικά ανάλογα με τις ιδιότητες τους και παράλληλα να επιλέγουμε τα κατάλληλα υλικά ανάλογα με τη χρήση της κατασκευής αλλά και τις απαιτήσεις που τη συνοδεύουν.

Οι μετρήσεις που ακολουθούν πραγματοποιήθηκαν με περιβάλλον μέσο τον ατμοσφαιρικό αέρα υποβάλλοντας διάφορες τιμές κρουστικής τάσης 1,2/50 μs στο δοκίμιο με τη χρήση κατάλληλου κυκλώματος (σχήμα) και με χρήση ψηφιακού παλμογράφου ο οποίος κατέγραφε τις κυματομορφές της τάσης (εισόδου και εξόδου).Η λήψη της μορφής της κρουστικής τάσης έγινε με κατάλληλο καταμεριστή τάσης για να είμαστε σίγουροι πως η τάση που επιβλήθηκε ήταν όντως κρουστική. Έτσι στην οθόνη του παλμογράφου θα εμφανιστεί εκτός από την τάση που παίρνουμε μετρώντας τη τάση του πυκνωτή μέτρησης και η κρουστική τάση που επιβάλλαμε στο δοκίμιο για λόγους σύγκρισης.

Συγκεντρωτικά οι στόχοι μας είναι οι εξής:

- Υπολογισμός των ηλεκτρικών μεγεθών για την αξιολόγηση του ηλεκτρομονωτικού υλικού

- Χρησιμοποίηση της μεταξύ τους σχέσης για την εξαγωγή συμπερασμάτων (μέσα από γραφικές παραστάσεις)

- Η παρατήρηση των φαινομένων μέσω ηλεκτρονικού παλμογράφου

- Κατανόηση των ιδιοτήτων του συγκεκριμένου μονωτικού υλικού που χρησιμοποιήσαμε (χαρτί Μ/Σ εμποτισμένο με εποξική ρυτίνη)

- Αλλά και η κατανόηση γενικά των φαινομένων τα οποία παρατηρούνται κατά τις μερικές εκκενώσεις σε βιομηχανικά ηλεκτρονικά υλικά.

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1.1. ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Η διεξαγωγή των μετρήσεων έγινε στο εργαστήριο ηλεκτρικών μετρήσεων και υψηλών τάσεων της σχολής ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στον τομέα ηλεκτρικών βιομηχανικών διατάξεων και συστημάτων αποφάσεων. Στο σχήμα 1.1-1 δίνεται απλοποιημένα το κύκλωμα μέτρησης. Οι μετρήσεις θα αρχίσουν από τις τιμές της τάσης, όπου η συμπεριφορά του κατά περίπτωση δοκιμίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδανική, και στη συνέχεια θα αυξηθεί η τάση με μικρά βήματα μέχρι να συμβεί η επιφανειακή διάσπαση. Η εργαστηριακή διάταξη που πραγματοποιήθηκε για την διπλωματική αυτή εργασία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 1.1-1:

Σχήμα 1.1.-1 : Απλοποιημένη διάταξη μέτρησης

Κ.Γ.  : γεννήτρια κρουστικών τάσεων

C, Cτ : καταμεριστής για τη μέτρηση της κρουστικής τάσης (uκ)

Cm     : πυκνωτής μέτρησης των αλμάτων δυναμικού (uκ)

α, β    : προς παλμογράφο

Από τις μετρήσεις (προ και κατά την επιφανειακή διάσπαση) μέσω του πυκνωτή μέτρησης Cm, τις ταυτόχρονες οπτικές παρατηρήσεις και την σύγκριση των παραπάνω αποτελεσμάτων με αντίστοιχα αποτελέσματα μετρήσεων σε ένα διάκενο ατμοσφαιρικού αέρα (με απόσταση μεταξύ ακίδας και πλάκας ίση προς το μήκος ερπυσμού του κατά περίπτωση δοκιμίου) θα γίνει μια ποιοτική επεξήγηση των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και κατά την επιφανειακή διάσπαση.

Για τη διερεύνηση των φαινομένων τα οποία εκδηλώνονται σε στερεά ηλεκτρομονωτικά, έγιναν μετρήσεις:

- Με κρουστική τάση καταπόνησης του δοκιμίου της μορφής 1,2/50 μs ώστε να διερευνηθούν φαινόμενα που σχετίζονται με την ικανότητα μόνωσης του χαρτιού εμποτισμένου με εποξική ρυτίνη σε Μ/Σ. Το δοκίμιο  προσαρμόστηκε σε διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα- πλάκα και σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα. Η διάταξη αυτή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΑΣ

Πρόκειται για ένα χαρτί εμποτισμένο με εποξική ρυτίνη και χρησιμοποιείται ως χαρτί σε μετασχηματιστές για να απομονώνει τα διάφορα επιμέρους στοιχεία του.

Στο δίκτυο 230V/50Hz  συνδέεται αυτομετασχηματιστής ο οποίος όμως δεν φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Βασικά σκοπός της ύπαρξης του είναι εκτός από λόγους προστασίας και η τροφοδότηση της γεννήτριας μας.

Η γεννήτρια έχει δύο επιλογές ως προς την πολικότητα και μπορούμε να επιλέξουμε είτε την αρνητική είτε την θετική. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέξαμε αρνητική πολικότητα. Ακόμη η συγκεκριμένη γεννήτρια μπορεί να δώσει μέχρι 35 kV.

Στη συνέχεια περνάμε στο πεδίο δοκιμών οπού βρίσκεται η γεννήτρια και ο υπόλοιπος ηλεκτρολογικός σχεδιασμός του παραπάνω διαγράμματος. Εκεί προφανώς για λόγους προστασίας δεν έχουμε πρόσβαση λόγω των εξαιρετικά υψηλών μορφών τάσεων. Η γεννήτρια λειτουργεί μόνο όταν κλειδώσουμε την πόρτα του πεδίου δοκιμών.

Το πεδίο δοκιμών αποτελείται:

- Καταρχάς από την γεννήτρια που μόλις αναφέραμε

- Από έναν χωρητικό καταμεριστή τάσης, ο οποίος αποτελείται από τους πυκνωτές CH και CN. Αυτοί έχουν ως στόχο να μειώσουν το πλάτος της εφαρμοζόμενης τάσης και για να τη μετρήσει ο παλμογράφος αλλά και για να είναι ακίνδυνη η όλη διαδικασία. Στο εργαστήριο οι δύο αυτοί πυκνωτές δεν είναι φανεροί αλλά ενσωματωμένοι μέσα στη γεννήτρια. Αυτό εξηγεί το γεγονός που η γεννήτρια είναι απευθείας συνδεδεμένη με την διάταξη <<ακίδα-πλάκα>>.

- Η ακίδα έχει ακτίνα καμπυλότητας  R=0.9mm και η δισκοειδής πλάκα έχει διάμετρο 150mm. Είναι κατασκευασμένες από ορείχαλκο. Μάλιστα όσο μικρότερη είναι η ακτίνα καμπυλότητας τόσο αυξάνει η τιμή του πεδίου.

- Ανάμεσα στην ακίδα και την πλάκα τοποθετήσαμε το δοκίμιο προς εξέταση. Το δοκίμιο είναι εν σειρά συνδεδεμένο με τον πυκνωτή μέτρησης. Με τον πυκνωτή μέτρησης είναι συνδεδεμένο και το άλλο άκρο της γεννήτριας. O  πυκνωτής μέτρησης για τις ανάγκες της εργασίας αυτής είχε χωρητικότητα 20nF. Στην ουσία στα άκρα αυτού του πυκνωτή μετράμε την τάση εξόδου. Επίσης αυτός ο πυκνωτής καταλήγει στην γείωση.

- Ολόκληρο το πεδίο δοκιμών είναι συνδεδεμένο με αγωγό γείωσης, ο οποίος το συνδέει με το τρίγωνο γείωσης, που έχει ειδικά κατασκευαστεί και βρίσκεται στο αίθριο του κτιρίου.

- Τελευταία κίνηση είναι να συνδέσουμε το ένα άκρο της γεννήτριας και το ένα άκρο του πυκνωτή μέτρησης με τον ψηφιακό παλμογράφο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην οθόνη του παλμογράφου. Δηλαδή στον παλμογράφο φαίνοναι ξεκάθαρα και οι 2 κυματομορφές της τάσης που μας ενδιαφέρουν (εισόδου και εξόδου) και παρατηρώντας τες μπορούμε να βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το μονωτικό μας υλικό. Αυτά θα παρατεθούν στην συνέχεια της εργασίας.

Ο ψηφιακός παλμογράφος που χρησιμοποιήσαμε είναι τύπου Le Croy WafeSurfer 400. Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτού του παλμογράφου παρατίθενται στη συνέχεια:

Έχει δυνατότητα υποδοχής δύο καναλιών για καταγραφή δύο κυματομορφών και σύγκριση τους.

- Έχει λογισμικό Windows XP

- Έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των παλμογραφημάτων με μορφή

- excel ,

- binary (για τη περαιτέρω επεξεργασία από τον ίδιο τον παλμογράφο),

- mathcad,

- matlab,

- και τέλος τα αποθηκεύει ως εικόνες τύπου jpg.

- Αυτόματος υπολογισμός της μέγιστης και ελάχιστης τιμής καθώς και μια σειρά από άλλες χρήσιμες συναρτήσεις (π.χ μεσης τιμής, διακύμανσης κ.α )

- Περιέχει ειδικό φίλτρο που ρύθμιζει τον θόρυβο και έτσι έχουμε δυνατότητα μείωσης του για καταγραφή ευκρινών αλμάτων δυναμικού

- Δυνατότητα σύνδεσης του με μονάδες εκτύπωσης για άμεση εκτύπωση καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές μονάδες μεταφοράς

Διαδικασία εκτέλεσης μετρήσεων

1ο βήμα: συνδέουμε τα στοιχεία του κυκλώματος σύμφωνα με το παραπάνω απλοποιημένο διάγραμμα.

2ο βήμα: κλειδώνουμε το πεδίο δοκιμών για ασφάλεια λόγω της υψηλής τιμής της τάσης που θα επιβάλουμε στην συνέχεια.

3ο βήμα: συνδέουμε το άκρο της γεννήτριας στο κανάλι 1 και το άκρο του πυκνωτή μέτρησης στο κανάλι 2 του παλμογράφου.

4ο βήμα : ρυθμίζουμε από τον παλμογράφο τα volts/div και τα sec/div για να πάρουμε ακριβείς μετρήσεις οι οποίες να περιγράφουν όσο το δυνατό καλύτερα το φαινόμενο.

5ο βήμα: επιλέγουμε την πολικότητας της γεννήτριας. Όπως ήδη ανέφερα στην παρούσα εργασία επιλέξαμε την αρνητική πολικότητα.

6ο βήμα: πατάμε το κουμπί για να κάνει ο παλμογράφος triggering.

7ο βήμα: αμέσως μετά επιβάλλουμε κρουστική τάση από τη γεννήτρια. Στη παρούσα εργασία έχοντας το συγκεκριμένο δοκίμιο (χαρτί Μ/Σ) ξεκινήσαμε με 4Kv. Ξεκινήσαμε από αυτή την τάση γιατί σ΄αυτό το επίπεδο τάσης παρατηρήσαμε τις πρώτες μερικές εκκενώσεις.

8ο βήμα: παρατήρηση των κυματομορφών από τον παλμογράφο και καταγραφή συμπερασμάτων. Αποθήκευση τους σε μορφή excel και σε μορφή binary για παιρετέρω ανάλυση και χρήση.

9ο βήμα: έπειτα κάνοντας πάλι triggering και διατηρώντας περίπου την τάση στα 4kv συνεχίσαμε πραγματοποιώντας 20 τέτοιες μετρήσεις.

10ο βήμα : Στη συνέχεια επαναλάβαμε τα βήματα 6,7,8 και 9μόνο που αυξάναμε κάθε φορά την τάση κατά 0,5 kv.

11ο βήμα: Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι τη διάσπαση του υλικού η οποία γίνεται αντιληπτή από τον δυνατό ήχο που ακούμε.

Για το συγκεκριμένο υλικό που μελετήσαμε η διάσπαση πραγμετοποιήθηκε στα 6,5 kv οπού και σταματήσαμε τη διαδικασία των μετρήσεων με την καταγραφή της στον παλμογράφο.

Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποια ενδεικτικά παλμογραφήματα έτσι όπως τα κατέγραψε ο παλμογράφος.

Σχήμα 1.1.1: εικόνα από τον παλμογράφο όταν επιβάλλαμε κρουστική τάση 4 kv.

Σχήμα 1.1.2 : εικόνα από τον παλμογράφο όταν επιβάλλαμε κρουστική τάση 5.5 kv.

Καταρχήν από τις παραπάνω καμπύλες βγάζουμε πολύ σημαντικά για τη μελέτη μας συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα από την καμπύλη C1 φαίνεται καθαρά η μορφή της κρουστικής τάσης 1,2/50 μs. Συγκεκριμένα παρατηρούμε πως όντως η τάση αυτή έχει πλάτος 4kv ( αν λάβουμε υπόψη βέβαια και τον καταμεριστή) και έχει διάρκεια μετώπου 1,2μs και διάρκεια ημίσεως εύρους 50μs.

Από τη καμπύλη C2 παρατηρούμε οπτικά το φαινόμενο των μερικών εκκενώσεων. Οι μερικές εκκενώσεις εκδηλώνονται με την μορφή των αλμάτων δυναμικού τα οποία προκαλούνται από τη σταδιακή διάσπαση διαφόρων θέσεων διαταραχής. Επίσης βλέπουμε από τη καμπύλη  C2 η οποία βεβαίως αφορά την τάση που παίρνουμε στα άκρα του πυκνωτή ότι παρουσιάζει ένα γόνατο που είναι στην ουσία το άλμα δυναμικού για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως.

Παρατηρούμε επίσης ότι επειδή οι επιβαλλόμενη τάση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη κοντά στα 4-6 kv οι μερικές εκκενώσεις δεν συνοδεύονται από ισχυρούς ήχους. Αν είχαμε πιο ισχυρό μονωτικό και ως εκ τούτου εφαρμόζαμε μεγαλύτερες τάσεις θα παρατηρούσαμε πολύ ισχυρό ήχο. Στη δική μας περίπτωση ακούσαμε πολύ μεγάλο ήχο μόνο όταν το υλικό διασπάστηκε.

Ακόμα παρατηρήσαμε ότι κατά το φαινόμενο της διάτρησης εκτός από ισχυρό ήχο που ακούσαμε δεν εκδηλώνεται επιφανειακός δενδρίτης αλλά ηλεκτρικό τόξο μεταξύ ακίδας και πλάκας. Έτσι το φαινόμενο συνοδεύτηκε από μια φωτεινή ακτινοβολία κίτρινου χρώματος.  Επίσης με οπτική παρατήρηση του δοκιμίου διαπιστώσαμε κατά τη διάτρηση δημιουργήθηκε μια τρύπα στη θέση που ακούμπαγε η ακίδα. Εξαιτίας του ότι το υλικό μας είναι πολύ λεπτό χαρτόνι πάχους μολίς 0,5mmκαι όχι πολύ σκληρό η τρύπα αυτή δεν ήταν επιφανειακή αλλά διαπέρασε ολόκληρο το υλικό στο σημείο που ακουμπούσε η ακίδα δηλαδή στο σημείο που εφαρμόσαμε την τάση.

1.2 Μαθηματικές σχέσεις και ορισμοί για τον υπολογισμό χρήσιμων ηλεκτρικών μεγεθών.

Πεδιακή ένταση:   E=σε MV/cm

Αύξηση φορτίου: ΔQ=Cm*ΔUm  ΔUm= όπου ΔQ σε μC.

Ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε eV:  ΔW=(ΔUm*k=**k

Τώρα ανάλογα με τη τιμή του πυκνωτή επιλέγουμε την κατάλληλη τιμή του συντελεστή κ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| Cm σε nF | 10 | 20 | 210 | 1000 | 1835 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1 | 1 | 1,62 | 5,51 | 9,6 |

Πίνακας 1.2.1 : Τιμές του συντελεστή Κ για διάφορες τιμές του πυκνωτή μέτρησης Cm

Εμείς στη διάταξη μας χρησιμοποιήσαμε πυκνωτή μέτρησης Cm=20nF. Επομένως ο συντελεστής Κ θα έχει την τιμή: Κ=1.

Στις παραπάνω σχέσεις θα χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω σταθερές:

- Συντελεστής διόρθωσης: κ=1

- Πυκνωτής μέτρησης: Cm=20nF

- Πάχος δοκιμίου: d=0,38mm

- Ακτίνα καμπυλότητας ακίδας: R=0,9mm

- 1eV=1,602177*10-19 Joule

Τώρα πλέον έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να υπολογίσουμε τα ηλεκτρικά εκείνα μεγέθη  που έχουν αναφερθεί.

  - ΠΙΝΑΚΕΣ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στις σελίδες που ακολουθούν παραθέτονται οι μετρήσεις μας υπό τη μορφή γραφικών παραστάσεων έτσι όπως αποθηκεύσαμε από τον παλμογράφο και τις επεξεργαστήκαμε στο excel. Επίσης παρακάτω καταγράψαμε και συγκεντρωτικούς πίνακες όπου φαίνονται τα βασικά μεγέθη των μετρήσεων μας σε κάθε επίπεδο τάσης.

Παρακάτω παραθέτουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα στο επίπεδο τάσης των 4kV όπου φαίνονται κατά αύξοντα αριθμό οι μετρήσεις και τα αντίστοιχα αποτελέσματα που εκμαιεύσαμε από τις γραφικές παραστάσεις.

| A/A | Uk (V) | ΔU (V) | ΔW(eV) | E (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2267 | 0.07 | 0.035 | 0.096137 |
| 6 | 2904 | 0.28 | 0.14 | 0.12315 |
| 7 | 2800 | 0.15 | 0.075 | 0.11874 |
| 8 | 2794 | 0.43 | 0.215 | 0.118485 |
| 9 | 2380 | 0.44 | 0.22 | 0.100929 |
| 10 | 2350 | 0.14 | 0.07 | 0.099657 |
| 20 | 3586 | 0.18 | 0.09 | 0.152072 |
| average | 2582.5 | 0.251667 | 0.125833 | 0.109516 |

Πίνακας 1.3.1: Uk(V), ΔU(V),  ΔW(eV), E (MV/cm)

Παρακάτω παραθέτουμε τις γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο τάσης των 4 kv έτσι όπως τις επεξεργαστήκαμε στο excel:

Σχήμα 1.3.1: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.2: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.3: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου

Σχήμα 1.3.4: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.5: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου

Σχήμα 1.3.6: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου

Σχήμα 1.3.7: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Παρακάτω παραθέτουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα στο επίπεδο τάσης 5 kv  όπου φαίνονται κατά αύξοντα αριθμό οι μετρήσεις και τα αντίστοιχα αποτελέσματα που εκμαιεύσαμε από τις γραφικές παραστάσεις.

| A/A | Uk (V) | ΔU (V) | ΔW(eV) | E (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4326 | 0.73 | 0.365 | 4.24071E-05 |
| 3 | 3937 | 0.91 | 0.455 | 0.000127221 |
| 4 | 377 | 0.21 | 0.105 | 0.000169628 |
| 5 | 3990 | 1.18 | 0.59 | 0.000212036 |
| 6 | 3430 | 0.25 | 0.125 | 0.000254443 |
| 7 | 3937 | 1.12 | 0.56 | 0.00029685 |
| 8 | 3828 | 0.4 | 0.2 | 0.000339257 |
| 9 | 3663 | 0.53 | 0.265 | 0.000381664 |
| 10 | 3992 | 0.68 | 0.34 | 0.000424071 |
| 11 | 3992 | 0.44 | 0.22 | 0.000466478 |
| 12 | 3828 | 0.53 | 0.265 | 0.000508885 |
| 13 | 3882 | 0.46 | 0.23 | 0.000551293 |
| 14 | 4047 | 0.19 | 0.095 | 0.0005937 |
| 15 | 4101 | 1.03 | 0.515 | 0.000636107 |
| 16 | 4211 | 0.19 | 0.095 | 0.000678514 |
| 17 | 4448 | 0.34 | 0.17 | 0.000720921 |
| 18 | 3828 | 0.21 | 0.105 | 0.000763328 |
| 19 | 3938 | 0.85 | 0.425 | 0.000805735 |
| 20 | 4266 | 1.06 | 0.53 | 0.000848142 |
| average | 3790.579 | 0.595263 | 0.297632 | 0.000464246 |

Πίνακας 1.3.2: Uk(V), ΔU(V),  ΔW(eV), E (MV/cm)

Τώρα παραθέτουμε και τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο τάσης (5Kv)

Σχήμα 1.3.8: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.9: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.10: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.11: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.12: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.13: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.14: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.15: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.16: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.17: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.18: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.19: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.20: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.21: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.22: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.23: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.24: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.25: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Παρακάτω παραθέτουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα στο επίπεδο τάσης των 5.5 kV όπου φαίνονται κατά αύξοντα αριθμό οι μετρήσεις και τα αντίστοιχα αποτελέσματα που εκμαιεύσαμε από τις γραφικές παραστάσεις.

| A/A | Uk (V) | ΔU (V) | ΔW(eV) | E (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4265 | 0.75 | 0.375 | 0.180866 |
| 2 | 4300 | 0.43 | 0.215 | 0.182351 |
| 3 | 4212 | 0.28 | 0.14 | 0.178619 |
| 4 | 4211 | 0.81 | 0.405 | 0.178576 |
| 5 | 3885 | 0.25 | 0.125 | 0.164752 |
| 6 | 4200 | 0.81 | 0.405 | 0.17811 |
| 7 | 4376 | 0.57 | 0.285 | 0.185574 |
| 8 | 4154 | 0.15 | 0.075 | 0.176159 |
| 9 | 4421 | 0.47 | 0.235 | 0.187482 |
| 10 | 4628 | 0.15 | 0.075 | 0.19626 |
| 11 | 4200 | 0.31 | 0.155 | 0.17811 |
| 12 | 4191 | 0.85 | 0.425 | 0.177728 |
| 13 | 4046 | 0.53 | 0.265 | 0.171579 |
| 14 | 4102 | 0.71 | 0.355 | 0.173954 |
| 15 | 4062 | 0.68 | 0.34 | 0.172258 |
| 16 | 4211 | 0.37 | 0.185 | 0.178576 |
| 17 | 4212 | 1 | 0.5 | 0.178619 |
| 18 | 4200 | 0.25 | 0.125 | 0.17811 |
| 19 | 4156 | 0.56 | 0.28 | 0.176244 |
| 20 | 4593 | 0.57 | 0.285 | 0.194776 |
| average | 4229.474 | 0.513158 | 0.256579 | 0.17936 |

Πίνακας 1.3.3: Uk(V), ΔU(V),  ΔW(eV), E (MV/cm)

Στη συνέχεια καταγράφουμε και τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις που αντιστοιχούν σ΄αυτό το επίπεδο τάσης (5.5kV)

Σχήμα 1.3.26: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.27: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.28: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.29: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.30: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.31: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.32: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.33: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.34: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.35: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.37: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.38: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.39: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.40: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.41: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.41: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.43: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.44: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.45: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Παρακάτω παραθέτουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα στο επίπεδο τάσης των 6 kV όπου φαίνονται κατά αύξοντα αριθμό οι μετρήσεις και τα αντίστοιχα αποτελέσματα που εκμαιεύσαμε από τις γραφικές παραστάσεις.

| A/A | Uk (V) | ΔU (V) | ΔW(eV) | E (MV/cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4703 | 0.49 | 0.245 | 0.199441 |
| 3 | 4812 | 0.19 | 0.095 | 0.204063 |
| 4 | 4532 | 0.75 | 0.375 | 0.192189 |
| 5 | 4649 | 1.43 | 0.715 | 0.197151 |
| 6 | 4648 | 0.37 | 0.185 | 0.197108 |
| 7 | 4429 | 0.81 | 0.405 | 0.187821 |
| 8 | 4429 | 0.32 | 0.16 | 0.187821 |
| 9 | 4539 | 0.25 | 0.125 | 0.192486 |
| 10 | 4593 | 0.93 | 0.465 | 0.194776 |
| 11 | 4259 | 1.12 | 0.56 | 0.180612 |
| 12 | 4265 | 0.2 | 0.1 | 0.180866 |
| 13 | 4320 | 0.68 | 0.34 | 0.183199 |
| 14 | 4484 | 0.31 | 0.155 | 0.190154 |
| 15 | 4375 | 0.625 | 0.3125 | 0.185531 |
| 16 | 4484 | 1.25 | 0.625 | 0.190154 |
| 17 | 4867 | 0.62 | 0.31 | 0.206395 |
| 18 | 4539 | 0.94 | 0.47 | 0.192486 |
| 19 | 4539 | 0.56 | 0.28 | 0.192486 |
| 20 | 4539 | 0.82 | 0.41 | 0.192486 |
| average | 4526.579 | 0.666579 | 0.333289 | 0.191959 |

Πίνακας 1.3.1: Uk(V), ΔU(V),  ΔW(eV), E (MV/cm)

Παρακάτω παραθέτουμε και τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο τάσης των 6kV

Σχήμα 1.3.46: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.47: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.48: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.49: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.50: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.51: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.52: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.53: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.54: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.55: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.56: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.57: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.58: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.59: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.60: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.61: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.62: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.64: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.64: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου διαρκείας του φαινομένου.

Σχήμα 1.3.65: Εικόνα από τον παλμογράφο όπου παρατηρούμε την διάσπαση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως είχα αναφέρει και στην εισαγωγή της διπλωματικής αυτής εργασίας τέσσερις είναι οι βασικοί παράγοντες γήρανσης των ηλεκτρομονωτικών υλικών. Οι απώλειες Joule, οι δυνάμεις Coulomb, οι μερικές εκκενώσεις και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Οι παράγοντες αυτοί και οι αντίστοιχες επιδράσεις του πάνω στα υλικά θα μας βοηθήσουν στην ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων` και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Καταρχήν όμως πρέπει να αποκλείσουμε από τους παράγοντες τις  απώλειες Joule και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, καθώς δεν υφίσταται η ύπαρξη τους στις συνθήκες των μετρήσεων που λάβαμε. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν επιδρά γιατί η θερμοκρασία είναι σταθερή σ΄ όλη τη διάρκεια και ίση με 200 . Από την άλλη οι απώλειες Joule αποκλείονται διότι η χρονική διάρκεια της διάσπασης είναι μικρή και δεν προλαβαίνει να υπάρξει θερμική καταπόνηση.Συνεπώς απομένουν δύο παράγοντες με βάση τους οποίους θα ερμηνεύσουμε τις γραφικές παραστάσεις. Κάθε φορά που θα αναπτύσσονται δυνάμεις Coulomb θα παρατηρούμε μείωση του φορτίου. Ενώ η αύξηση του φορτίου θα μαρτυρά την αύξηση των μερικών εκκενώσεων.Τα δύο αυτά σημεία έρχονται να συμπληρώσουν δύο θεωρίες η μακροσκοπική και η κβαντομηχανική. Με τη κβαντική θεωρία εξηγείται η αύξηση του φορτίου. Σύμφωνα με αυτή η αύξηση της τάσης δημιουργεί πολλά ελεύθερα ηλεκτρόνια, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύεται ο ιονισμός με κρούσεις.

Ένα άλλο συμπέρασμα είναι πως αφού οι μεταβολές στη  καμπύλη οφείλονται σε κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες, σημαίνει πως τα άλματα στις καμπύλες φανερώνουν αλλαγές στην δομή του υλικού. Στο υλικό το δικό μας αυτό γίνεται και οπτικά εμφανές αφού φτάνουμε λόγω και της  διάτρησης του υλικού στην εμφάνιση μιας οπής στο σημείο της επαφής της ακίδας., οπού εφαρμόστηκε πάνω εκεί η κρουστική τάση 1,2/50 μs.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές της ενέργειας ΔW.  Όταν επιβάλλαμε επίπεδο τάσης 4-6kV ( πριν την τάση διάσπασης) οι τιμές της ενέργειας σε eV είναι σε επίπεδο (0,1-0,7eV) που αντιστοιχεί σε μη ορατό φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Το γεγονός αυτό είναι σε συμφωνία με τα πειραματικά μας δεδομένα αφού δε βλέπαμε κάποιο είδος ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Όταν όμως αυξήσαμε την τάση και φτάσαμε στη διάσπαση τότε παρατηρήσαμε ορατό φάσμα το οποίο συνοδευόταν και με εκκωφαντικό ήχο.

Ακόμα παρατηρήσαμε ότι καθώς αυξάνεται η κρουστική τάση που επιβάλλαμε αυξάνεται και το άλμα δυναμικού. Αυτό φαίνεται καλύτερα λόγω του μικρού εύρους των μετρήσεων (4-6kV) και από την κατά μέσο όρο τιμή αυτών. Αυτές οι τιμές φαίνονται και στους πίνακες που προλογίζουν τις μετρήσεις σε κάθε επίπεδο τάσης. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα  που συμπίπτει και με τα θεωρητικά δεδομένα που αναγράφονται στην αρχή της διπλωματικής αυτής εργασίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Π. Δ. Μπούρκας: Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

Αθήνα 1998.

- Π. Δ. Μπούρκας: Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων

Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

Αθήνα 1997.

- Κ. Καγκαράκης: Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

Εκδόσεις Συμμετρία

Αθήνα 1994.

- Δέσποινα Δ Δημητριάδου: Διδακτορική Διατριβή <<Στατιστική Ανάλυση Των Μερικών Εκκενώσεων Σε Βιομηχανικά Ηλκετρομονωτικά Υλικά Υπό Κρουστικές Τάσεις Χειρισμών Και Υπό Κεραυνικές Τάσεις.>>

# Text boxes

...................................

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Σ. ΚΟΡΜΑΛΗ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

............................

Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Ε.Μ.Π

Copyright ©Ελισάβετ Σ. Κόρμαλη, 2006

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

............................

Π. Δ. ΜΠΟΥΡΚΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Σ. ΚΟΡΜΑΛΗ

## ΕΛΙΣΑΒΕΤ Σ. ΚΟΡΜΑΛΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ.

............................

Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π