ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την ….2007

…………………                    …………………            ……………………

Κ. Καραγιαννόπουλος                Π. Μπούρκας                       Ν.Θεοδώρου

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.           Καθηγητής Ε.Μ.Π.             Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2007

……………………….........

Νικόλαος Ε. Παπαδαντωνάκης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Νικόλαος Ε. Παπαδαντωνάκης, 2007

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.All rights reserved

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής  ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός νέου μαθηματικού μοντέλου για τον υπολογισμό και την μελέτη των μηχανικών καταπονήσεων στις οποίες υποβάλλεται ένας πυλώνας Υψηλής Τάσης, όταν, λόγω ψύχους, έχει σχηματιστεί στρώμα πάγου πάνω στον αγωγό. Το νέο μαθηματικό μοντέλο, το οποίο σχεδιάστηκε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Mathematica, αντιπαραβάλλεται με το κλασσικό μοντέλο της CENELEC και σχολιάζονται τα αποτελέσματα. Παράλληλα, μέσω του μοντέλου προσδιορίζεται, για δεδομένες κλιματολογικές συνθήκες, το μεγαλύτερο δυνατό πάχος του πάγου για το οποίο δεν σπάει ο αγωγός

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Καταπονήσεις, Πυλώνες Υψηλής Τάσης, Αντοχή αγωγού, Πάγος, Άνεμος, CENELEC, Τάση Θραύσης, ΔΕΗ, Μαθηματικό μοντέλο, Mathematica

ABSTRACT

The scope of this thesis was the development and introduction of a new mathematical model for the calculation and study of  mechanical strains to which a High Voltage pillar is subjected, when the conductor is covered by a layer of ice due to extremely low temperatures. The new mathematical model, which was designed on Mathematica, is contrasted to the classic model of CENELEC and the results are commented on. In addition, the thickest possible layer of ice, for which the conductor does not brake apart, is calculated using the developed mathematical model.

KEY WORDS

Strains, High Voltage pillars, Conductor strength, Ice, Wind, CENELEC, Rapture tension, Electric Companies, Mathematical model, Mathematica

Στη Μαριάνθη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ……………………………………………..............

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ………

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATHEMATICA…………………………

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ……………………………………………….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ…………………………………

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ……………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρουσίαση

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη, μελέτη και εφαρμογή ενός νέου μαθηματικού μοντέλου για τον προσδιορισμό των μηχανικών καταπονήσεων που υφίστανται πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όταν αυτοί επιβαρύνονται από φορτία. Τα φορτία αυτά προέρχονται από σχηματισμό πάγου στους αγωγούς ή από τη δύναμη του αέρα που τους παρασύρει. Μια εκτενής και αναλυτική μελέτη τέτοιων φαινομένων είναι απολύτως απαραίτητη πριν από την ανάπτυξη και το σχεδιασμό ενός δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αφενός πρόκειται για μια επένδυση που απαιτεί ένα σεβαστό ποσό προς διάθεση και αφετέρου αποτελεί ένα εθνικό έργο υποδομής τεράστιας κοινωνικής αξίας και προσφοράς. Για τους λόγους αυτούς ο προσεκτικός σχεδιασμός, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις κλιματολογικές συνθήκες που μπορούν να το επηρεάσουν, αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου μεταφοράς, καθώς και για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολυάριθμων πελατών μιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5

Φωτογραφίες 1 και 2:Φαίνεται η συγκέντρωση πάγου πάνω σε αγωγό μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόσθετο βάρος το οποίο επιβαρύνει τους πυλώνες είναι σημαντικό στην περίπτωση αυτή με αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου θραύσεως των αγωγών.

Φωτογραφίες 3, 4 και 5:Το αποτέλεσμα της υπερφόρτισης των πυλώνων είναι η θραύση των αγωγών. Σε περίπτωση θραύσης αγωγού από μία μόνο πλευρά του πυλώνα, η ανισορροπία των ασκούμενων σε αυτόν δυνάμεων προκαλεί τη στρέβλωσή τους

Νομικό πλαίσιο

Οι κανονισμοί κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης υπαίθριων γραμμών μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι συμβαδίζουν με τις Ελληνικές γεωγραφικές και κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, ορίζονται στο ΦΕΚ 608/6-10-1967 τεύχος Β.

Οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις και αντοχές ενός συστήματος μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας συνετάχθησαν από τη CENELEC και περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό τεχνικό κείμενο ΕΝ 50341-1/2001.Σημειώνεται πως για το παραπάνω Ευρωπαϊκό πρότυπο υπάρχουν εξειδικευμένα υποκεφάλαια (ΝΝΑ’s National Normative Aspects), τα οποία συνυπολογίζουν στις γενικές θεωρήσεις τις ειδικές κλιματολογικές, γεωγραφικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε χώρας.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως, δεδομένης της κλιματολογικής αστάθειας που έχει επέλθει ως αποτέλεσμα των δραματικών περιβαλλοντικών αλλαγών (φαινόμενο θερμοκηπίου, πλημμύρες κτλ.) είναι απολύτως απαραίτητη η αναθεώρηση τέτοιων κανονισμών μέσα σε έναν ορίζοντα εικοσαετίας. Σε αντίθετη περίπτωση εκτεταμένες βλάβες μπορούν να επέλθουν στο δίκτυο μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς δεν θα είναι σχεδιασμένο να αντεπεξέλθει στις καιρικές αντιξοότητες.

Παρακάτω παρατίθενται οι κωδικοί των ΝΝΑ κάθε χώρας μέλους της CENELEC.Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στα σχετικά άρθρα και να εντοπίσει τις ειδικές συνθήκες κάθε χώρας που τον ενδιαφέρουν.

AT   Austria                       EN 50341-3-1

BE   Belgium                     EN 50341-3-2

CH   Switzerland               EN 50341-3-3

DE   Germany                    EN 50341-3-4

DK   Denmark                   EN 50341-3-5

ES    Spain                         EN 50341-3-6

FI     Finland                      EN 50341-3-7

FR    France                       EN 50341-3-8

GB   Great Britain              EN 50341-3-9

GR   Greece                        EN 50341-3-10

IE     Ireland                       EN 50341-3-11

IS     Iceland                       EN 50341-3-12

IT     Italy                            EN 50341-3-13

LU   Luxembourg               EN 50341-3-14

NL   Netherlands                EN 50341-3-15

NO   Norway                      EN 50341-3-16

PT    Portugal                      EN 50341-3-17

SE    Sweden                       EN 50341-3-18

CZ    Czech Republic          EN 50341-3-19

Πίνακας 1:ΝΝΑ’s χωρών μελών CENELEC

ΦΟΡΤΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μόνιμα φορτία-Μόνιμα νεκρά φορτία

Ως μόνιμα χαρακτηρίζονται όλα τα φορτία εκείνα τα οποία επιβαρύνουν ένα πυλώνα μεταφοράς Υψηλής Τάσης και προκαλούνται από εξοπλισμό απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του δικτύου. Τα φορτία αυτά μπορούν να είναι οι μονωτήρες των αγωγών, τα στηρίγματά του, οι μεταλλικοί αγωγοί μεταφοράς και οποιοδήποτε εντέλει σταθερά προσαρμοσμένο στον πυλώνα εξάρτημα. Σαν μόνιμα νεκρά φορτία ορίζονται τα φορτία που δεν έχουν σχέση με το δίκτυο μεταφοράς, είναι όμως απαραίτητα για την ασφάλεια ή τη συντήρηση της εγκατάστασης. Τα φορτία αυτά μπορεί να είναι σκαλωσιές, προειδοποιητικοί μηχανισμοί για αεροσκάφη κτλ.

Φορτία αέρος

Σε μια περιοχή με τις γεωγραφικές ιδιομορφίες της Ελλάδας, τα επιπλέον φορτία που προξενεί η ένταση του ανέμου οφείλουν να αξιολογηθούν προσεκτικά πριν από τη σχεδίαση ενός δικτύου. Οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι καθώς και οι ανοιχτές πεδιάδες της Ελληνικής επικράτειας αποτελούν ιδανική εδαφική μορφολογία για την ανάπτυξη ισχυρότατων ανέμων.

Ανάλυση φορτίων αέρος

Υπογραμμίζεται πως η παρακάτω ανάλυση αφορά ύψη ανάρτησης αγωγών από την επιφάνεια του εδάφους τα οποία προσδιορίζονται για κάθε χώρα στο σχετικό ΝΝΑ.

Αν δεν υπάρχει αναφορά, το ύψος των 60 m θεωρείται γενικά αποδεκτό.

Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς μιας εναέριας γραμμής μεταφοράς Υψηλής Τάσεως σε απόλυτα οριακή κατάσταση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ταχύτητα της ξαφνικής ριπής δυνατού ανέμου (gust wind speed), η οποία συμβολίζεται ως Vg.Σαν βάση της ανάλυσης αυτής βέβαια, αντί της Vg μπορεί να ληφθεί υπ’όψιν και η μέση τιμή του ανέμου (mean wind speed), που συμβολίζεται ως Vmean. Η χρήση της μίας ή της άλλης παραμέτρου ως  δείκτη εκτίμησης της ταχύτητας ανέμου έγκειται στην πρακτική κάθε χώρας. Στο παρόν κείμενο, το σύμβολο V χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει ανάγκη συγκεκριμενοποίησης του είδους της ταχύτητας.

Μέση ταχύτητα ανέμου (mean wind speed)

Σαν μέση ταχύτητα ανέμου(mean wind speed) ορίζεται η μέση τιμή της ταχύτητας του ανέμου, μετρούμενη σε m/s, σε ύψος 10 m από το έδαφος για χρονική διάρκεια 10 min, σε μορφολογία εδάφους τύπου 2 (δες πίνακα 2). Η μέση ταχύτητα, όπως αναφέρθηκε, συμβολίζεται ως Vmean.

Ταχύτητα δυνατής ριπής ανέμου (gust wind speed)

Ως ταχύτητα ξαφνικής δυνατής ριπής ανέμου(gust wind speed) ορίζεται η μέγιστη τιμή μιας στιγμιαίας τυρβοειδούς ριπής ανέμου, η οποία συνήθως υπολογίζεται σε μια περίοδο των 2 s.

Σχέση μέσης ταχύτητας ανέμου Vmean - ταχύτητας δυνατής ριπής ανέμου Vg

Οι δύο ταχύτητες συνδέονται από τη σχέση:

Vg=kg*Vmean                                                       (1)

όπου kg  είναι παράγοντας σχετιζόμενος με την δυνατή ριπή ανέμου(wind speed gust factor).Ο παράγοντας αυτός εξαρτάται από την εποχική περίοδο μέτρησης του ανέμου, από το ύψος h πάνω από την επιφάνεια στο οποίο υπολογίζουμε την ταχύτητα και τέλος από τον παράγοντα τραχύτητας εδάφους z0 (ground roughness parameter).

Oι παράγοντες τραχύτητας εδάφους z0 καθώς και οι συντελεστές εδάφους kT  για κάθε τύπο εδάφους δίνονται στον πίνακα 2.

Ο παράγοντας kg δίνεται από τον τύπο

kg =1+2,28/ln(h/z0)                                           (2)

όπου h:ύψος από την επιφάνεια του εδάφους

z0:παράγοντας τραχύτητας εδάφους (ground roughness parameter)

| Κατηγορία εδάφους | Χαρακτηριστικά εδάφους | kT | z0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ανοιχτή θάλασσα, λίμνες με έκταση τουλάχιστον 5 km κατά τη διεύθυνση του ανέμου ,πεδιάδες χωρίς φυσικά εμπόδια | 0,17 | 0,01 |
| 2 | Αγροτικές εκτάσεις οριοθετημένες με δενδρογραμμές, με μικρά οικήματα και δένδρα | 0,19 | 0,05 |
| 3 | Προαστιακές και βιομηχανικές περιοχές, δάση | 0,22 | 0,30 |
| 4 | Αστικές περιοχές όπου τουλάχιστον το 15% της επιφάνειάς τους καλύπτεται από κτίρια ύψους > 15 m | 0,24 | 1,0 |
| 5 | Ορεινές περιοχές και περιοχές σύνθετης εδαφογραμμής όπου ο άνεμος τοπικά ενισχύεται ή εξασθενεί | 0,30 | 2,0 |

Πίνακας 2:Συντελεστές εδάφους και παράγοντες τραχύτητας εδάφους για κάθε τύπο εδάφους

Ταχύτητα αναφοράς VR

Σαν ταχύτητα αναφοράς VR ορίζεται  η ταχύτητα του ανέμου που μετράται σε ύψος 10 m στην περιοχή του ενδιαφέροντός μας.

Στις χώρες όπου χρησιμοποιείται η μέση ταχύτητα ανέμου Vmean για την εκτίμηση της ταχύτητας του ανέμου, η ταχύτητα αναφοράς σε μία περιοχή συγκεκριμένου τύπου εδάφους μπορεί να εκτιμηθεί από την ταχύτητα αναφοράς VR(2) στην κοντινότερη περιοχή κατηγορίας 2 σύμφωνα με τη σχέση:

VR = kT * ln(10/z0) *VR(2)                                 (3)

Οι συντελεστές εδάφους kT και οι παράγοντες τραχύτητας εδάφους z0 για κάθε τύπο εδάφους δίνονται στον Πίνακα 2.

Στις χώρες όπου χρησιμοποιείται η ταχύτητα δυνατής ριπής ανέμου για την εκτίμηση της ταχύτητας του ανέμου, η ταχύτητα αναφοράς  VR λαμβάνεται ίση με την ταχύτητα αναφοράς VR σε κοντινές περιοχές ανεξαρτήτου κατηγορίας εδάφους.

Τονίζεται πως η ταχύτητα του ανέμου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην φόρτιση των γραμμών μεταφοράς. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτυχθεί χάρτες ταχύτητας ανέμων, ούτως ώστε ο μηχανικός σχεδίασης να είναι σε θέση να ανατρέξει σε αυτούς κατά τη σχεδίαση της γραμμής. Σε περιοχές όπου τέτοιοι χάρτες δεν είναι διαθέσιμοι, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη μετεωρολόγου πρίν την έναρξη των εργασιών κατασκευής της γραμμής.

Ταχύτητα ανέμου Vh σε ύψος h πάνω από το έδαφος

Για εναέριες γραμμές μεταφοράς που δεν ξεπερνούν τα 10 m σε ύψος ισχύει η σχέση:

Vh = VR                                                                                      (4)

ενώ για εναέριες γραμμές ύψους μεγαλύτερου των 10 m και χρησιμοποιώντας για τον υπολογισμό της ταχύτητας αναφοράς VR τη μέση ταχύτητα ανέμου Vmean ισχύει η σχέση:

Vh = ln(h/z0) / ln(10/z0) * VR = kT * ln(h/z0) * VR(2)               (5)

όπου:

h: το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους

kT:ο συντελεστής εδάφους

z0:ο παράγοντας τραχύτητας εδάφους

Στον πίνακα 3 φαίνεται η σχέση Vh/VR = kT * ln(h/z0) ως συνάρτηση του ύψους h και του τύπου εδάφους.

| Κατηγορ. εδάφους | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | 40 m | 45 m | 50 m | 55 m | 60 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,17 | 1,24 | 1,29 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 |
| 2 | 1,00 | 1,08 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,35 |
| 3 | 0,77 | 0,86 | 0,92 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,17 |
| 4 | 0,55 | 0,65 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,98 |

Πίνακας 3: Η τιμή της σχέσης Vh/VR = kT * ln(h/z0) συναρτήσει του ύψους και του τύπου εδάφους

Σημείωση: Εάν αναφέρεται σχετικά στο ΝΝΑ ,αντί τη σχέσης 5 δύναται να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος

Vh = VR * (h/10)α                                                                 (6)

όπου ο εκθέτης α, ο οποίος σχετίζεται με τον τύπο εδάφους, δίνεται στο ΝΝΑ

Δυναμική πίεση ανέμου qh

Ορίζεται το μέγεθος δυναμική πίεση ανέμου qh ,μετρώμενο σε Ν/m2, σε ύψος h από την επιφάνεια του εδάφους σύμφωνα με τη σχέση

qh = 1/2 * ρ * Vh2                                                                   (7)

όπου

ρ: η πυκνότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ίση με 1,225 kg/m3 σε θερμοκρασία 15 0C και

ατμοσφαιρική πίεση 1013 hPa.Για διαφορετικές τιμές πίεσης και θερμοκρασίας, η

πυκνότητα αέρα ρ υπολογίζεται σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα 4.

Vh :η ταχύτητα του ανέμου, μετρούμενη σε m/s σε ύψος h πάνω από το έδαφος.

Σημειώνεται πως ορισμένες χώρες, στηριζόμενες σε εμπειρικά δεδομένα και σε μελέτες, έχουν προσδιορίσει συγκεκριμένες τιμές της δυναμικής πίεσης ανέμου, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές του κλίματός τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδική αναφορά γίνεται στο σχετικό ΝΝΑ.

| Θερμοκρασία | Ύψος από επιφάνεια εδάφους |
| --- | --- |
| 0C | 0 m | 600 m | 1200 m | 1800 m |
| -30 | 1,18 | 1,10 | 1,02 | 0,95 |
| -20 | 1,13 | 1,05 | 0,97 | 0,91 |
| -5 | 1,08 | 1,00 | 0,93 | 0,87 |
| 5 | 1,04 | 0,96 | 0,90 | 0,84 |
| 15 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,80 |
| 30 | 0,96 | 0,89 | 0,83 | 0,77 |

Πίνακας 4:Τιμές της πυκνότητας αέρα ρ συναρτήσει του ύψους και της θερμοκρασίας

Ασκούμενη δύναμη σε τυχαίο στοιχείο της γραμμής

Η δύναμη QWx που ασκείται σε κάποιο στοιχείο της γραμμής, η οφειλόμενη σε οριζόντιο άνεμο που φυσά κάθετα στην επιφάνεια του στοιχείου αυτού, δίνεται από την παρακάτω σχέση

QWx = qh * Gq * Gx * Cx * A                                                        (8)

όπου

qh : η δυναμική πίεση ανέμου

Gq: παράγοντας ανταπόκρισης δυνατού ανέμου (gust response factor)

Gx: κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού (structural resonance factor) του

στοιχείου της γραμμής

Cx: αεροδυναμικός συντελεστής κατασκευής (drag coefficient) του στοιχείου της

γραμμής

A:  το εμβαδό της κάθετης στην κατεύθυνση του ανέμου επιφάνειας του στοιχείου

της γραμμής

Στις χώρες που χρησιμοποιείται η ταχύτητα δυνατής ριπής ανέμου (gust wind speed) για την εκτίμηση της ταχύτητας του ανέμου, ο παράγοντας ανταπόκρισης δυνατού ανέμου (gust response factor) Gq  λαμβάνεται ίσος με 1.Στις χώρες που χρησιμοποιείται η μέση ταχύτητα ανέμου (mean wind speed), ο παράγοντας ανταπόκρισης δυνατού ανέμου δίνεται από τη σχέση

Gq = k2g = [1+2,28 / ln(h/zo)]2                                                          (9)

όπου

kg : παράγοντας σχετιζόμενος με τη δυνατή ριπή ανέμου (wind speed gust factor)

zo : συντελεστής τραχύτητας εδάφους (ground roughness parameter).Ο συντελεστής

δίνεται για κάθε τύπο εδάφους στον Πίνακα 2

h  :  ύψος από την επιφάνεια του εδάφους

Σημειώνεται πως ο κατασκευαστικός παράγοντας Gx υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που δίνεται στον Ευρωπαϊκό κανονισμό ENV 1991-2-4 παρ. Β.2 , λαμβάνοντας υπ’όψιν την ταχύτητα δυνατής ριπής ανέμου.

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ (GUST RESPONSE FACTOR) |
| --- | --- |
|  | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | 50m | 55m | 60m |
| 1 | 1,77 | 1,72 | 1,69 | 1,67 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,59 |
| 2 | 2,05 | 1,96 | 1,91 | 1,87 | 1,84 | 1,82 | 1,80 | 1,78 | 1,77 | 1,76 | 1,75 |
| 3 | 2,72 | 2,51 | 2,38 | 2,30 | 2,24 | 2,19 | 2,15 | 2,12 | 2,09 | 2,07 | 2,05 |
| 4 | 3,96 | 3,39 | 3,10 | 2,92 | 2,79 | 2,69 | 2,62 | 2,56 | 2,51 | 2,46 | 2,42 |

Πίνακας 5 :Παράγοντας ανταπόκρισης δυνατού ανέμου Gq συναρτήσει της μορφολογίας εδάφους και του ύψους.

Ασκούμενη δύναμη σε αγωγό-θεωρητική προσέγγιση

Η πίεση που ασκεί ο άνεμος στους αγωγούς δημιουργεί δυνάμεις κάθετες στη διεύθυνση της γραμμής μεταφοράς, καθώς επίσης και αυξημένες τάσεις ανάρτησης των αγωγών. Με τον όρο τάση ανάρτησης χαρακτηρίζεται η συνισταμένη δύναμη των οριζόντιων, κατακόρυφων και εγκάρσιων δυνάμεων που ασκεί ο αγωγός στον πυλώνα πάνω στον οποίο αναρτάται.

Η ασκούμενη δύναμη δίνεται από τον τύπο

QWc = qh * Gq * Gc * Cc * d * (L1 + L2)/2 * cos2φ                                (10)

όπου

QWc : η δύναμη στον αγωγό.

qh: η δυναμική πίεση ανέμου, υπολογισμένη ώστε να αντιστοιχεί στο σημείο αυτό κατά

μήκος του αγωγού όπου εντοπίζεται το κέντρο πίεσης του ανέμου.

Gc : ο κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού (structural resonance factor) του

αγωγού. Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία αναφέρεται και ως span factor.Ο

παράγοντας αυτός εξαρτάται από το μήκος του αγωγού που αναρτάται εν μέσω δύο

πυλώνων. Στον υπολογισμό του παράγοντα αυτού συνυπολογίζεται το γεγονός πως

η πίεση του ανέμου στο τμήμα του αγωγού που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πυλώνες

δεν παίρνει ταυτόχρονα τη μέγιστη τιμή της σε όλο το δίκτυο μεταφοράς.

Cc: ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας. Για κυκλικούς πολύκλωνους

αγωγούς και κανονικές ταχύτητες ανέμων η τιμή του συντελεστή ισούται με 1.Για

άλλους τύπους αγωγών και υψηλότερες ταχύτητες ανέμων ο συντελεστής πρέπει να

υπολογιστεί.

d:  η διάμετρος του αγωγού.

L1 ,L2:τα μήκη δύο διαδοχικών τμημάτων του αγωγού (ανάμεσα σε τρεις πυλώνες), ο

μέσος  όρος των οποίων είναι το μήκος L.

φ: η γωνία της διεύθυνσης του ανέμου.

Η συνολική δύναμη που ασκείται σε ένα σύστημα μεταφοράς πολλών αγωγών υπολογίζεται ως το άθροισμα των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε αγωγό ξεχωριστά.

Υπογραμμίζεται πως η παραπάνω ανάλυση αφορά αγωγούς που οι πυλώνες στηρίξεως τους εφάπτονται της διεύθυνσης της γραμμής μεταφοράς (tangent supports). Σε περιπτώσεις που η γραμμή μεταφοράς σχηματίζει γωνία, στον υπολογισμό των δυνάμεων πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν η αλλαγή στη διεύθυνση της γραμμής, η γωνία πρόσπτωσης  και η κατεύθυνση του ανέμου δεξιά και αριστερά του γωνιακού πυλώνα (angle support),

το μήκος των διαδοχικών τμημάτων του αγωγού καθώς και η διάταξή τους.

| Κατηγορία εδάφους | Κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού (span factor) Gc συναρτήσει του μήκους του αγωγού ανάμεσα σε δύο πυλώνες και του τύπου εδάφους |
| --- | --- |
|  | Τύπος υπολογισμού | 100 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m |
| 1 | 1,30 – 0,073*lnL | 0,96 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,83 |
| 2 | 1,30 - 0,082*lnL | 0,92 | 0,87 | 0,83 | 0,81 | 0,78 |
| 3 | 1,30 – 0,098*lnL | 0,85 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,67 |
| 4 | 1,30 – 0,110*lnL | 0,79 | 0,72 | 0,67 | 0,64 | 0,60 |

Πίνακας 5: Κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού (span factor) Gc συναρτήσει

του μήκους του αγωγού ανάμεσα σε δύο πυλώνες και του τύπου εδάφους

Εικόνα 6: Κάτοψη πυλώνα στηρίξεως που εφάπτεται στη γραμμή μεταφοράς και απεικόνιση της διεύθυνσης της ασκούμενης σε αυτόν δύναμης

Ασκούμενη δύναμη σε μονωτήρες-θεωρητική προσέγγιση

Οι ασκούμενες δυνάμεις σε μονωτήρες προκαλούνται τόσο από την πίεση του ανέμου στους ίδιους τους μονωτήρες, όσο και από τις ασκούμενες από τον άνεμο δυνάμεις στους αγωγούς, με τους οποίους είναι σε επαφή. Η δύναμη που ασκείται στο σημείο στηρίξεως του μονωτήρα στον πυλώνα κατά τη διεύθυνση του ανέμου δίνεται από την παρακάτω σχέση

QWins = qh * Gq * Gins * Cins * Ains                                                       (11)

όπου

QWins: η ασκούμενη δύναμη στο μονωτήρα

qh :η δυναμική πίεση ανέμου

Gq: ο συντελεστής ανταπόκρισης δυνατού ανέμου (gust response factor)

Gins: ο κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού για μονωτήρες

Cins: ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας για μονωτήρες

Ains: το εμβαδό της επιφάνειας του μονωτήρα, αν αυτός προβληθεί παράλληλα στη

διεύθυνση της γραμμής.

Ασκούμενη δύναμη σε μεταλλικούς δικτυωτούς πύργους-θεωρητική προσέγγιση

Οι δυνάμεις που ασκούνται στους μεταλλικούς δικτυωτούς πύργους (lattice towers) που στηρίζουν τους αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Τάσης οφείλονται αφενός στην πίεση που δέχονται από τους αγωγούς και τους μονωτήρες, οι οποίοι με τη σειρά τους δέχονται δυνάμεις από τον άνεμο, και αφετέρου στην έκθεση των ίδιων των πύργων στον άνεμο.

Τονίζεται στο σημείο αυτό πως η δύναμη που ασκείται στον πύργο υπολογίζεται ξεχωριστά στον κορμό του και στα «μπράτσα» του.

Η σχέση που δίνει την ασκούμενη δύναμη στο κέντρο βάρους του κορμού μεταλλικού δικτυωτού πύργου είναι

QWt = qh * Gq * Gt * (1 + 0,2*sin22φ) * (Ct1 * At1 * cos2φ + Ct2 * At2 * sin2φ)     (12)

όπου

QWt: η ασκούμενη δύναμη στον κορμό του μεταλλικού πύργου.

qh: η δυναμική πίεση ανέμου.

Gq: ο συντελεστής ανταπόκρισης δυνατού ανέμου (gust response factor).

Gt: ο κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού (structural resonance factor).

Για μεταλλικούς πύργους άνω των 60 m σε ύψος ισούται με 1,05.Για κατασκευές

άνω των 60 m πρέπει να εκτιμάται.

Ct1: ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας για την όψη 1 του κορμού του

πύργου (panel face 1), όταν αυτή εκτίθεται σε άνεμο κάθετο στην επιφάνειά της. Οι

όψεις του πύργου απεικονίζονται στην εικόνα 7.

Ct2: ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας για την όψη 2 του κορμού του

πύργου (panel face 2), όταν αυτή εκτίθεται σε άνεμο κάθετο στην επιφάνειά της.

At1: το συνολικό εμβαδό της επιφανείας των μεταλλικών δοκών που συνθέτουν την

όψη 1 του κορμού του πύργου.

At2: το συνολικό εμβαδό της επιφανείας των μεταλλικών δοκών που συνθέτουν την

όψη 2 του κορμού του πύργου.

φ: η γωνία μεταξύ της διευθύνσεως του ανέμου και του οριζόντιου νοητού άξονα  των

«μπράτσων» του μεταλλικού πύργου (lattice cross-arms).

Σημειώνεται πως για τους πύργους που οι όψεις τους συνθέτονται από μεταλλικά τμήματα επίπεδων (flat) επιφανειών, οι αεροδυναμικοί συντελεστές οπισθέλκουσας Ct κάθε όψης σχετίζονται με τον συντελεστή σταθερότητας χ (solidity ratio).Η σχέση των  Ct και χ απεικονίζεται στην καμπύλη του σχήματος 8. Για άλλους τύπους πύργων οι αεροδυναμικοί συντελεστές οπισθέλκουσας βρίσκονται στον κανονισμό

Eurocode ENV 1991-2-4 παρ. 10.

Εικόνα 7: Πρόσοψη και κάτοψη μεταλλικού δικτυωτού πύργου (lattice tower).

Στην παραπάνω εικόνα 7 απεικονίζεται μεταλλικός δικτυωτός πύργος σε πρόσοψη και κάτοψη. Στην κάτοψη φαίνεται η αρίθμηση των όψεών του (faces) , η γωνία φ που σχηματίζει ο άνεμος με τον άξονα των «μπράτσων» καθώς και η διεύθυνση του.

Στην πρόσοψη παρατηρείται η επιφάνεια των μεταλλικών δοκών του κορμού και των

«μπράτσων» που συνθέτουν τα αντίστοιχα εμβαδά.

Εικόνα 8:Αεροδυναμικός συντελεστής Ct συναρτήσει του συντελεστή σταθερότητας χ για μεταλλικό πύργο με στελέχη επίπεδων επιφανειών

Για την δύναμη του ανέμου που ασκείται στα «μπράτσα» των μεταλλικών πύργων ισχύει

QWtc = qh * Gq * Gt * Ctc * Atc * (sinφ + 0,4 * cosφ)                                (13)

όπου

QWtc: η δύναμη που ασκείται στα «μπράτσα».

qh: η δυναμική πίεση ανέμου.

Gq: ο συντελεστής ανταπόκρισης δυνατού ανέμου (gust response factor).

Gt: ο κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού (structural resonance factor).

Ctc: ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας για τα μεταλλικά «μπράτσα», όταν

αυτά εκτίθενται σε άνεμο κάθετο στον νοητό οριζόντιο άξονα που τα ενώνει.

Atc: το εμβαδό των μεταλλικών δοκών που συνθέτουν τα «μπράτσα» και είναι

εκτεθειμένα στον άνεμο (βλ. εικόνα 7).

φ: η γωνία μεταξύ της διευθύνσεως του ανέμου και του οριζόντιου νοητού άξονα  των

«μπράτσων» του μεταλλικού πύργου (lattice cross-arms).

Συντελεστής σταθερότητας χ (solidity ratio)

Ο συντελεστής σταθερότητας χ ορίζεται ως

χ = Αt * 2/[ h* (b1 + b2)]                                                                               (14)

όπου

χ : ο συντελεστής σταθερότητας του κορμού του μεταλλικού δικτυωτού πύργου

Αt: το εμβαδό των μεταλλικών επιφανειών του κορμού του πύργου.

h, b1, b2: διαστάσεις του πύργου (βλ. εικόνα 7).

Ασκούμενη δύναμη σε στύλους (poles)-θεωρητική προσέγγιση

Η ασκούμενη από τον άνεμο δύναμη σε στύλους (μεταλλικούς, ξύλινους, τσιμεντένιους

κλπ.) διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στις δυνάμεις που ασκούνται στους αγωγούς και τους μονωτήρες, όσο και στη δύναμη που ασκείται στον ίδιο το στύλο.

Η δύναμη αυτή ισούται με

QWpol = qh * Gq * Gpol * Cpol * Apol                                                                (15)

όπου

QWpol: η ασκούμενη δύναμη στο στύλο.

qh: η δυναμική πίεση ανέμου.

Gq: ο συντελεστής ανταπόκρισης δυνατού ανέμου (gust response factor).

Gpol:ο κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού (structural resonance factor).Για

στύλους χωρίς πρόσθετα στηρίγματα χαρακτηριστική τιμή του  Gpol  θεωρείται

το 1,15.

Cpol:ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας, ο οποίος εξαρτάται από το σχήμα

και την επιφάνεια του στύλου. Οι αεροδυναμικοί συντελεστές οπισθέλκουσας

μπορούν να βρεθούν στον κανονισμό Eurocode ENV 1991-2-4.Για ξύλινους

στύλους η αποδεκτή τιμή του  Cpol είναι 0,8 και θεωρείται αντιπροσωπευτική.

Apol:η εκτεθειμένη στον άνεμο επιφάνεια του στύλου.

Ασκούμενες δυνάμεις σε πύργους και μονωτήρες-εμπειρική προσέγγιση

Εκτός της θεωρητικής προσέγγισης υπολογισμού των ασκούμενων δυνάμεων σε πύργους και μονωτήρες που δίνεται στις εξισώσεις 11 και 12, έχουν σχηματιστεί και απλουστευμένες εξισώσεις υπολογισμού των παραπάνω δυνάμεων, οι οποίες βασίζονται σε εμπειρικές παρατηρήσεις και υπολογισμούς. Έτσι, για οριζόντια διεύθυνση ανέμου, η ασκούμενη δύναμη σε μεταλλικό δικτυωτό πύργο ή σε μονωτήρα δίνεται από τη σχέση

QWx = qx * Cx * A                                                                              (16)

όπου

QWx: η δύναμη σε μονωτήρα ή σε πύργο.

qx: η δυναμική πίεση ανέμου, η οποία εξαρτάται από το ύψος από την επιφάνεια του

εδάφους.

Cx: ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας.

Α: η κάθετη στη διεύθυνση του ανέμου επιφάνεια του στοιχείου.

Ασκούμενες δυνάμεις σε αγωγούς-εμπειρική προσέγγιση

Αντίστοιχα, αντί της εξίσωσης 10 που δίνει θεωρητικά την ασκούμενη δύναμη σε αγωγό μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας, δύναται να χρησιμοποιηθεί η παρακάτω εναλλακτική σχέση, βασισμένη σε εμπειρικές παρατηρήσεις

QWc = qc * Gc * Cc * d * L * cos2φ                                                          (17)

όπου

Qc: η δύναμη σε αγωγό.

qc:η δυναμική πίεση ανέμου, η οποία εξαρτάται από το ύψος από την επιφάνεια του

εδάφους.

Υπενθυμίζεται ότι η δυναμική πίεση ανέμου (μετράται σε Ν/m2) δίνεται από

qh = 1/2 * ρ * Vh2

όπου

ρ: η πυκνότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η οποία επηρεάζεται από το ύψος και

είναι συνάρτηση του ύψους και της θερμοκρασίας που αναμένεται κατά τη

διάρκεια καταιγίδας. Προτεινόμενη τιμή για χρήση στους 10 0C ρ =1,25 kg/m3

Vh:η ταχύτητα του ανέμου σε m/s.

Gc: ο κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού (structural resonance factor).

Για μήκος αγωγού ανάμεσα σε δύο πυλώνες έως 200 m γίνεται δεκτή η τιμή

Gc = 1,0. Για μήκος αγωγού μεγαλύτερο των 200 m ο κατασκευαστικός παράγοντας

συντονισμού δίνεται από τον τύπο  Gc = 0,6 + 80/L

Cc: ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας, ο οποίος εξαρτάται από το σχήμα της

επιφάνειας που εκτίθεται στον άνεμο.

Α: το εμβαδό της επιφάνειας που εκτίθεται στον άνεμο.

d: η διάμετρος του αγωγού.

L: το μήκος του αγωγού ανάμεσα σε δύο πυλώνες.

φ: η γωνία πρόσπτωσης του ανέμου.

Φορτία πάγου

Είναι σύνηθες φαινόμενο ο σχηματισμός πάγου στην εξωτερική επιφάνεια των μεταλλικών αγωγών, όταν αυτοί εκτίθενται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί έντονο πρόβλημα αντοχής των πυλώνων, καθώς  το μήκος του αγωγού ανάμεσα σε δύο πυλώνες είναι σχετικά μεγάλο (συνηθισμένη απόσταση θεωρούνται τα 700 m) και έτσι το πρόσθετο βάρος που καλούνται αυτοί να υποστηρίξουν τους προκαλεί εντονότατες μηχανικές καταπονήσεις.

Δύο είδη πάγου σχηματίζονται στην επιφάνεια των αγωγών

- Πάγος ο οποίος σχηματίζεται από υγρό χιόνι. Το χιόνι επικάθεται στον αγωγό και

μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα παγώνει (precipitation ice).

- Πάγος ο οποίος σχηματίζεται στα σύννεφα με τη μορφή σκληρής ή μαλακής πάχνης (soft or hard rime) και επικάθεται στον αγωγό.

Θεωρείται απαραίτητο όταν μια γραμμή εναέριας μεταφοράς χαρακτηρίζεται από διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες κατά μήκος της, να χωρίζεται σε αντίστοιχα τμήματα ώστε η μελέτη να είναι αντιπροσωπευτική των συνθηκών που οι πυλώνες καλούνται να αντιμετωπίσουν. Συχνά όμως, τέτοιοι διαχωρισμοί είναι δύσκολο να γίνουν, όπως στην περίπτωση περιοχών όπου σχηματίζονται και τα δύο είδη πάγου. Τέτοιες περιοχές είναι συνήθως οι ορεινές, όπου ο σχηματιζόμενος στους αγωγούς πάγος είναι συνδυασμός και των δύο φαινομένων.

Στις περισσότερες χώρες υπάρχει έλλειψη στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις ακραίες

κλιματολογικές συνθήκες, συνεπώς η μελέτη για τον προσδιορισμό των φορτίων πάγου στις γραμμές μεταφοράς στηρίζεται σε εμπειρική παρατήρηση.

Τα φορτία πάγου που επικάθονται στους αγωγούς δημιουργούν κάθετες δυνάμεις στα σημεία στήριξης των αγωγών στους πυλώνες καθώς και αυξημένες τάσεις (δυνάμεις ανάρτησης) στους ίδιους τους αγωγούς.

Η κάθετη δύναμη που δέχεται το σημείο στήριξης του καλυμμένου με πάγο αγωγού  δίνεται από τη σχέση

Ql = l * (LW1 + LW2)                                                           (18)

όπου

Ql: η κάθετη δύναμη που δέχεται το σημείο στήριξης.

l : το φορτίο πάγου ανά μονάδα μήκους του αγωγού.

LW1 , LW2 :η συνεισφορά των δύο τμημάτων του αγωγού εκατέρωθεν ενός πυλώνα στην

καταπόνηση που δέχεται το στήριγμα

Συνδυασμός φορτίων αέρα και φορτίων πάγου

Η επίδραση του ανέμου σε έναν καλυμμένο από πάγο αγωγό προσδιορίζεται με βάση

τρεις μεταβλητές.

- Την ταχύτητα του ανέμου κατά την περίοδο που ο αγωγός καλύπτεται από πάγο.

Η ταχύτητα αυτή μπορεί να υπολογιστεί είτε με βάση τη μέση ταχύτητα (mean wind speed) είτε με βάση την ταχύτητα δυνατού ανέμου (gust wind speed).

- Τη μάζα του στρώματος πάγου που υπερτίθεται στον αγωγό.

- Το σχήμα του υπερτιθέμενου στον αγωγό πάγου, τη διάμετρό του και τον αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας.

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας 6 με τις χαρακτηριστικές τιμές της πυκνότητας και του αεροδυναμικού συντελεστή οπισθέλκουσας κάθε τύπου πάγου. Σημειώνεται πως στο Ελληνικό ΝΝΑ γίνεται δεκτό πως ο τύπος πάγου που σχηματίζεται στην Ελληνική επικράτεια είναι ο λείος πάγος (glaze ice).

| Τύπος πάγου | Υγρό χιόνι (wet snow) | Λείος πάγος (glaze ice) | Μαλακή πάχνη (soft rime ice) | Σκληρή πάχνη (hard rime ice) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ccl | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| ρl | 500 | 900 | 300 | 700 |

Πίνακας 6:Αεροδυναμικοί συντελεστές οπισθέλκουσας και πυκνότητες κάθε τύπου πάγου.

Ισοδύναμη διάμετρος καλυμμένου από πάγο αγωγού

Θεωρείται πως ο πάγος επικάθεται στον αγωγό με κυλινδρικό σχήμα. Η ισοδύναμη διάμετρος του συσσωματώματος είναι

D = [ d2 + 4l / (9,81 * π * ρl) ]1/2                                                               (19)

όπου

D : η διάμετρος του συσσωματώματος.

d : η διάμετρος του αγωγού σε m.

π : ο αριθμός 3,1416

ρl : η πυκνότητα του πάγου σύμφωνα με τον τύπο του σε kg/m3.

Ασκούμενη από τον άνεμο  δύναμη σε πυλώνες με αγωγούς καλυμμένους από πάγο

Η δύναμη που ασκεί ο άνεμος σε πυλώνα που στηρίζει αγωγό καλυμμένο από στρώμα πάγου δίνεται από τη σχέση

QWc = qh * Gq * Gc * Ccl * D * (L1 + L2)/2 * cos2φ                                   (20)

όπου

QWc : η δύναμη που ασκείται στον πυλώνα.

qh  : η δυναμική πίεση ανέμου.

Gq : ο συντελεστής ανταπόκρισης δυνατού ανέμου (gust response factor).

Gc : ο κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού (span factor).

Ccl : ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας του καλυμμένου από πάγο αγωγού.

D   : η ισοδύναμη διάμετρος του συσσωματώματος πάγου και αγωγού.

L1 ,L2 : τα μήκη των τμημάτων του αγωγού εκατέρωθεν του πυλώνα.

φ     : η γωνία που σχηματίζει ο άνεμος με τον νοητό άξονα των «μπράτσων» του

πυλώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

Παρακάτω ακολουθεί πλήρης μαθηματική ανάλυση της διαδικασίας σχηματισμού πάγου στην εξωτερική επιφάνεια των αγωγών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε συνάρτηση με τα όρια αντοχής τους στις αυξημένες αυτές καταπονήσεις

Για την αλυσοειδή καμπύλη ισχύουν γενικά οι σχέσεις

(1)

(2)

(3)

όπου

s το μήκος του αγωγού,

Fk η δύναμη που καταπονεί τον αγωγό στο κέντρο του,

P το βάρος του αγωγού ανά μέτρο,

L το ήμισυ της απόστασης των δύο πυλώνων,

d το βέλος του αγωγού και

F η δύναμη τάνυσης του αγωγού.

Υπολογισμοί στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας

Αρχικά υπολογίζονται:

α) Η δύναμη Fko που καταπονεί τον αγωγό στο κέντρο του,

β) Το μήκος του αγωγού so μετά την τάνυση χωρίς να διαρρέεται από ρεύμα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20οC

γ) Τα βέλη do1 και do2 του αγωγού σε σχέση με το ύψος ανάρτησης του αγωγού από τους πυλώνες.

α) Υπολογισμός της Fko

Από τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτουν οι ακόλουθες σχέσεις:

(4)

Από τη σχέση (4) υπολογίζεται η αρχική δύναμη Fko που καταπονεί τον αγωγό στο σημείο που είναι οριζόντιος (χωρίς επιφόρτιση χιονιού και ανεμοπίεση), σαν συνάρτηση της αρχικής δύναμης τάνυσης Fo2.

β) Υπολογισμός της so

Από τη σχέση (1) προκύπτει η ακόλουθη σχέση που δίνει το μήκος του αγωγού so μετά την τάνυσή του, χωρίς αυτός να διαρρέεται από ρεύμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20οC, σαν συνάρτηση της δύναμης Fko που καταπονεί τον αγωγό.

(5)

γ) Υπολογισμός των do1 και do2

Τέλος, από τη σχέση (2) προκύπτουν τα βέλη do1 και do2 του αγωγού μετά την τάνυση, χωρίς αυτός να διαρρέεται από ρεύμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20οC, σαν συνάρτηση της δύναμης Fko.

(6)

(7)

Τα αριθμητικά αποτελέσματα που δίνονται στη συνέχεια αφορούν το άνοιγμα μεταξύ των πυλώνων ΑΚΑ 172 και ΑΚΑ 173. Η απόσταση των δύο πυλώνων είναι 285 m (το μικρότερο άνοιγμα) και υψομετρική διαφορά 24 m.

Η επίλυση των εξισώσεων (4), (5), (6) και (7) έγινε μέσω προγράμματος που έγινε σε Η/Υ και προέκυψε ότι για αρχική δύναμη τάνυσης Fo2 = 1200 Kg (που δίνεται από το σχετικό διάγραμμα τανύσεων της ΔΕΗ) τα προαναφερθέντα μεγέθη έχουν τις ακόλουθες τιμές:

Fko = 1183,14 Kg,	so = 286,35 m,  do1 = 0,001 m και do2 = 24,001 m

Το μήκος του αγωγού πριν αναρτηθεί και τανυστεί

Γίνεται μια πρώτη εκτίμηση της επιμήκυνσης του αγωγού σαν αποτέλεσμα της αρχικής τάνυσής του.

Οι αγωγοί τύπου ACSR-LINNET, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχουν αρχικό μέτρο ελαστικότητας E = 8630Kg/mm2. Η πραγματική (φαινόμενη) διατομή του αγωγού είναι

Α = 200 mm2. Για δύναμη τάνυσης Fo2 = 1200 Kg, έχουμε μέγιστη μέση τάση στον αγωγό, στο σημείο ανάρτησης στον πυλώνα ίση προς

σ = Fo2/Α=6,0 Kg/mm2

Η ειδική παραμόρφωση είναι

ε = ΔSοα/Sοα

όπου sοα το αρχικό μήκος του αγωγού και ΔSoα η επιμήκυνση που δίδεται από τη σχέση

ε = σ/Ε

και προκύπτει ε = 6,952*10-4

Άρα η επιμήκυνση του αγωγού θα είναι περίπου

ΔSoα = ε. Sοα  = 0,199m.

Η επιμήκυνση που υπολογίσθηκε, περιλαμβάνεται στο μήκος

so =286,35 m του αγωγού και είναι το αποτέλεσμα της τάνυσής του κατά την ανάρτηση. Τα ανωτέρω ισχύουν διότι ο αγωγός βρίσκεται στα όρια ελαστικότητας γιατί το όριο θραύσεώς του είναι κατά πολύ μεγαλύτερο ίσο προς 6050 Kg από τη δύναμη τάνυσης, που είναι 1200 Kg.

Παρόλ’αυτά, η επιμήκυνση κατά 0,199m δεν είναι ένα μέγεθος το οποίο μπορεί να αμεληθεί εάν θέλουμε να υπολογίσουμε το αρχικό μήκος του αγωγού πριν από την ανάρτηση στους πυλώνες και τάνυσή του. Έτσι προχωράμε στον ακριβή υπολογισμό του αρχικού μήκους του αγωγού sοα, το οποίο θα χρησιμεύσει στη συνέχεια για τον υπολογισμό των ηυξημένων δυνάμεων και βελών λόγω της επικάλυψης των αγωγών με πάγο και ανεμοπίεσης.

Από τις προηγούμενες σχέσεις προκύπτει

So = ΔSoα + Soα = Soα (1+ε) = Soα (1+σ/Ε) = Soα (1+Fo2/EA)			(8)

Έτσι από τις σχέσεις (5) και (8) έχουμε

(9)

Δεδομένου ότι Fko ≈ Fo1 ≈ Fo2 προκύπτει

(10)

Από τη σχέση (10) μπορεί να υπολογιστεί το αρχικό μήκος του αγωγού soα πριν από την ανάρτηση στους πυλώνες και τάνυσή του, οπότε και επιμηκύνθηκε.

Από τη σχέση (10) μέσω του προγράμματος που έγινε, υπολογίστηκε το μήκος

soα = 286,15m

Υπολογισμός μετά την επικάλυψη των αγωγών με πάγο και ισχυρό άνεμο

Στη συνέχεια υπολογίζεται η φόρτιση του αγωγού από χιτώνιο πάγου διαμέτρου 15 cm. Ο όγκος του πάγου σε ένα μέτρο αγωγού είναι

Q=π/4(D2π   - D2α)								(11)

όπου Dπ η εξωτερική διάμετρος του πάγου και Dα η διάμετρος του αγωγού. Η φόρτιση του αγωγού από τον πάγο ανά μέτρο αγωγού είναι

Ρπ = Qγ = π/4 (D2π    - D2α)γ

όπου γ το ειδικό βάρος του πάγου ίσο προς 0,917 Kg/m3.		(12)

Το συνολικό βάρος του αγωγού (συμπεριλαμβανομένου του πάγου γύρω από αυτόν) ανά μέτρο μήκους είναι

P1 = Po+ Pπ									(13)

Από τις προηγούμενες σχέσεις υπολογίζεται ότι για Dπ = 150mm και

Dα = 18,3 mm είναι pπ = 15,95Kg/m και p1 = 16,62Kg/m.

Η δυναμική πίεση του ανέμου V επί του αγωγού δίνεται από τις σχέσεις

V = zv2									(14)

(15)

όπου Cx συντελεστής εξαρτώμενος από τον αριθμό Reynolds (με τιμή περίπου σταθερή για τον αέρα και το σχήμα του αντικειμένου) ίση προς 1, ρ η πυκνότητα του αέρα ίση προς 1,225 Kg/m3 σε υψόμετρο 0m και θερμοκρασία περιβάλλοντος 150C και v η ταχύτητα του πνέοντος ανέμου σε m/s. Στη βιβλιογραφία δίνεται η σχέση

που δίνει την πυκνότητα ρα του αέρα για υψόμετρο Ηα και θερμοκρασία Τα = 273+Θπ, όπου Θπ η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Για υψόμετρο 350 m και θερμοκρασία περιβάλλοντος -2οC προκύπτει ότι η πυκνότητα του αέρα είναι 1,25 Kg/m3.

Από τις σχέσεις (14) και (15) προκύπτει

V = 0,0625v2								(16)

Η σχέση (16) ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με άλλες που δίνονται στη βιβλιογραφία.

Η δύναμη από την πίεση του ανέμου επί του καλυμμένου από πάγο αγωγού, ανά μέτρο μήκους είναι

P2 = 0,0625v2Dπ								(17)

Για ταχύτητα ανέμου ίση προς 13,8 m/s (6 Beaufort), η τιμή της δύναμης P2 από την πίεση του ανέμου επί του καλυμμένου από πάγο αγωγού, ανά μέτρο μήκους, ισούται με:

P2 = 1,78Kg/m

Ο συνδυασμός της δύναμης P2 από την πίεση του ανέμου και του συνολικού βάρους του αγωγού (συμπεριλαμβανομένου του πάγου γύρω από αυτόν) P1 δίνει συνισταμένη δύναμη

Kg/m                (18)

Η γωνία εκτροπής του αγωγού φ από το κατακόρυφο επίπεδο λόγω της πίεσης που υφίσταται από τον άνεμο δίνεται από τη σχέση

(19)

και προκύπτει ίση προς 6,11 μοίρες

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η καμπύλη που σχηματίζει ο αγωγός, παρά την εκτροπή του από τον άνεμο, είναι αλυσοειδής και προφανώς ισχύουν οι εξισώσεις (1), (2) και (3) που διέπουν την αλυσοειδή. Στη συνέχεια υπολογίζεται η δύναμη τάνυσης του αγωγού με τα νέα δεδομένα, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη την επιφόρτιση του αγωγού από πάγο, καθώς και την ανεμοπίεση.

Το μήκος του αναρτημένου και τανυσμένου αγωγού, κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν (πάγος και ανεμοπίεση), επηρεάζεται από τα παρακάτω φαινόμενα:

- Λόγω του φαινομένου Joule ο αγωγός είχε ηυξημένη θερμοκρασία σε σχέση με αυτή του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται, παρόλ’ αυτά, ότι η θερμοκρασία του αγωγού ήταν κάτω από τους 0οC, διότι αλλιώς δεν θα είχε σχηματιστεί πάγος επάνω σε αυτόν.

- Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος (-2οC), ο αγωγός είχε συσταλεί σε σχέση με τον αρχικό μήκος του στους 20οC.

- Λόγω του μεγάλου φορτίου από τον πάγο και την ανεμοπίεση ο αγωγός είχε επιμηκυνθεί σύμφωνα με το νόμο του Hook. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν η παραμόρφωση βρισκόταν στην ελαστική περιοχή και προφανώς πριν από το όριο θραύσεως.

1) Υπολογισμός της αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου Joule

Από τη βιβλιογραφία (μεταξύ άλλων) είναι γνωστή η σχέση

(20)

όπου ρα η ειδική αντίσταση του υλικού του αγωγού, Ι το ρεύμα που τον διαρρέει, ha ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας με συνεπαγωγή, S η περίμετρος του αγωγού, Α η διατομή του και α ο θερμικός συντελεστής του υλικού του αγωγού.

Στην περίπτωση των αγωγών ACRS η σχέση (18) (παραλείποντας τον όρο –αρI2) μπορεί να γραφεί ως εξής

(21)

Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων από τη σχέση (19) είναι γενικά ικανοποιητική. Στην προκειμένη περίπτωση, που πρόκειται για θερμοκρασίες κάτω από τους 20οC προφανώς τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι προς το δυσμενέστερον, δηλαδή ελάχιστα υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ο συντελεστής ha γενικά υπολογίζεται εμπειρικά και στη βιβλιογραφία δίδονται πολλοί τρόποι υπολογισμού του, που σχεδόν όλοι δίνουν παραπλήσια αποτελέσματα. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας εξ αυτών που δίδεται σε πρόσφατη δημοσίευση και θα χρησιμοποιηθεί στο παρόν. Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής ha δίνεται από την ακόλουθη σχέση, ως συνάρτηση του αριθμού Nusselt:

ha = Nu.(k/L)								       (22)

όπου k η αγωγιμότητα του ρευστού (Fluid conductivity) και L το χαρακτηριστικό μήκος (Characteristic Dimension). Ο αριθμός Nusselt ορίζεται με διαφορετικό τρόπο για κάθε σχήμα αντικειμένου και συνήθως δίνεται ως γινόμενο των δυνάμεων των αριθμών Renolds (Re) και Prandtl (Pr). Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει:

Nu = 0,37 (Re)0,6								        (23)

Ο αριθμός Renolds (Re) ορίζεται με την παρακάτω σχέση:

Re = ρvL/μ								                  (24)

όπου v η ταχύτητα του ρευστού σε μεγάλη απόσταση από το σώμα, ρ η πυκνότητα και μ το κινηματικό ιξώδες του ρευστού. Οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση του αέρα. Για άλλα ρευστά ισχύουν διαφορετικοί τύποι.

Η εφαρμογή των σχέσεων (22), (23) και (24) δίνει την τιμή του ha. Στην προκειμένη περίπτωση για ταχύτητα ανέμου ίση προς 13,8m/s η τιμή του ha ισούται με 200 W/m2.

Οι αγωγοί τύπου ACSR-LINNET σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχουν αντίσταση R ανά μέτρο μήκους ίση προς 0,0001612 Ω και περίμετρο S=π Dα= 0,0577m. Εάν το φορτίο ήταν 25 MVA, τότε το ρεύμα θα ήταν της τάξεως των 100Α. Με αυτά τα δεδομένα από τον τύπο (21) προκύπτει ανύψωση της θερμοκρασίας του αγωγού σε σχέση με αυτή του περιβάλλοντος ΔΘ ίση προς 0,13oC.

Η θέρμανση του αγωγού από το φαινόμενο Joule κατά 0,13 oC δεν ήταν δυνατό να αποτρέψει τη δημιουργία πάγου στην επιφάνειά του έστω και με θερμοκρασία του περιβάλλοντος -2 oC.

2) Υπολογισμός της συστολής του αγωγού λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος (-2 oC)

Εάν ο αγωγός συστέλλεται γραμμικά, ισχύει η σχέση

sσ = sοα (1 – bΔΘ)								(24)

όπου sοα το αρχικό μήκος του αγωγού (υπολογίσθηκε ανωτέρω 286,15m), sσ το συνεσταλμένο μήκος του αγωγού και b ο συντελεστής γραμμικής διαστολής-συστολής του καλωδίου (όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία) ίση προς 0,000018 1/ oC.

3) Υπολογισμός της επιμήκυνσης του αγωγού (σύμφωνα με το νόμο του Hook) λόγω του φορτίου από τον πάγο και την ανεμοπίεση.

Στην περίπτωση αυτή ισχύει η σχέση

sε = sσ (1 + F/EA)								(25)

όπου sσ το συνεσταλμένο μήκος του αγωγού κατά τα ανωτέρω, sε  το επιμηκυμένο μήκος του αγωγού, Ε το μέτρο ελαστικότητός του (8630 Kg/mm2), A η διατομή του αγωγού και F η δύναμη τάνυσης. Γίνεται η παραδοχή ότι το μέτρο ελαστικότητος Ε δεν αλλάζει με το χρόνο (λόγω διαρροής) και ότι μετά την ελαστική περιοχή δεν μεσολαβεί αξιόλογη πλαστική παραμόρφωση της χαλύβδινης ψυχής του αγωγού και επέρχεται θραύση.

Για να υπολογιστεί η επιμήκυνση του αγωγού πρέπει να είναι γνωστή η δύναμη τάνυσης F, η οποία όμως είναι το ζητούμενο ώστε να υπολογιστεί στη συνέχεια η φόρτιση στον πυλώνα. Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1), (3) και (25) προκύπτει

(26)

(27)

Υπολογισμός των δυνάμεων επί του φορτισμένου με πάγο αγωγού

Από τις γενικές σχέσεις (24) και (27) προκύπτει

(28)

Επισημαίνεται ότι οι αποστάσεις xo1 και xo2 μετεβλήθησαν λόγω του αυξημένου βάρους του αγωγού και ως εκ τούτου συμβολίζονται ως x1 και x2.

Επίσης, με βάση τη σχέση (2) ισχύει

(29)

Από τις σχέσεις (28) και (29) μπορεί να υπολογισθεί μέσω του προγράμματος που έγινε, η δύναμη Fk που καταπονεί τον αγωγό στο σημείο που είναι οριζόντιος (νέα θέση), και οι αποστάσεις x1 και x2.

Στη συνέχεια υπολογίζονται οι δυνάμεις τάνυσης του φορτισμένου με πάγο αγωγού F1, F2 και τα βέλη d1, d2 από τις σχέσεις

Το επιμηκυμένο μήκος του αγωγού s από τα φορτία κατά τα ανωτέρω είναι

και τα επιμέρους μήκη του s1 και s2 είναι

Η επίλυση των ανωτέρω εξισώσεων έγινε μέσω του προγράμματος που δημιουργήθηκε και τα αριθμητικά αποτελέσματα που δίνονται στη συνέχεια αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, τον αγωγό μεταξύ των πυλώνων ΑΚΑ 172 και ΑΚΑ 173 όταν αυτός είναι καλυμμένος με χιτώνιο πάγου 15cm. Προέκυψε ότι:

Fk=11590 Kg, x1=84,71 m, x2=200,29, F1=11677 Kg, F2=12079 Kg, d1=5,19 m, d2=29,19 m, s=288,02 m, s1=84,92 m, s2=203,10 m.

Οι ασκούμενες δυνάμεις τάνυσης F1 και F2 επί των πυλώνων ΑΚΑ 172 και ΑΚΑ 173 αντίστοιχα από έναν αγωγό μπορούν να αναλυθούν στα τρία επίπεδα, διαμήκες (x), κατακόρυφο (y) και εγκάρσιο (z) ως ακολούθως

Fx1 = Fx2 = H = 11590 Kg

Fy1 = p1.s1 = 1414 Kg

Fy2 = p1.s2 = 3382 Kg

Fz1 = p2.s1 = 151 Kg

Fz2 = p2.s2 = 362 Kg

Γενικά αναφέρεται ότι η κάθε δύναμη Fx αντιροπείται εν μέρει (ανάλογα με το μήκος των ανυγμάτων) από την αντίθετη δύναμη που ασκεί επί του μονωτήρα ο αγωγός προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά τη θραύση αγωγού, ο πυλώνας καλείται να παραλάβει την εκάστοτε Fx χωρίς αυτή να αντιροπείται, με συνέπεια να καταπονείται υπέρμετρα.

Στο παράρτημα επισυνάπτονται εκτυπώσεις από το πρόγραμμα υπολογισμού των διαφόρων μεγεθών. Ο συμβολισμός των διαφόρων μεγεθών διαφοροποιείται και ισχύουν οι παρακάτω αντιστοιχίες.

F(T, 	Fk(H,	D(d,		P(p

Προσδιορισμός της μέσης διαμέτρου χιτωνίου πάγου κατά μήκος των αγωγών για την οποία δεν κόβεται ο αγωγός

Ο προσδιορισμός της μέσης διαμέτρου χιτωνίου πάγου για την οποία δεν κόβεται ο αγωγός μπορεί να γίνει μέσω των σχέσεων (12), (13), (17), (18) και (28).

Στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά στο άνοιγμα μεταξύ των πυλώνων ΑΚΑ 172 και ΑΚΑ 173, με δεδομένη την απόσταση και την υψομετρική διαφορά για ομοιόμορφο χιτώνιο πάγου 9 cm, προκύπτουν τα κατωτέρω:

Fk = 6080 Kg, x1 = 62,64 m, x2 = 222,36 m, F1 = 6093 Kg, F2 = 6246 Kg, d1 = 2,06 m, d2 = 26,06 m, s = 287,06 m, s1 = 62,68 m, s2 = 224,38 m.

Η μέγιστη δύναμη επί του αγωγού είναι η F2 = 6246 Kg, που είναι οριακά μεγαλύτερη από το φορτίο θραύσεως του αγωγού, όπως προαναφέρθηκε, είναι 6050 Kg.

Επομένως για το άνοιγμα μεταξύ των πυλώνων ΑΚΑ 172 και ΑΚΑ 173, με δεδομένη την απόσταση και την υψομετρική διαφορά, το μέγιστο ομοιόμορφο χιτώνιο πάγου για το οποίο δεν επέρχεται θραύση του αγωγού, είναι αυτό των 9 cm περίπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MATHEMATICA

Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετηθεί η ικανότητα αντοχής του εναέριου αγωγού τύπου

ACSR-LINNET σε θραύση λόγω καταπονήσεων από ατμοσφαιρικές κατακρημνήσεις. Για το σκοπό αυτό, στο μοντέλο που αναπτύχθηκε εξετάζονται δύο ανεξάρτητοι πυλώνες υψηλής τάσης που απέχουν απόσταση 2L και έχουν υψομετρική διαφορά h. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να προσδιορίσει τις αντοχές του αγωγού στις μεταβολές των δύο αυτών παραμέτρων. Σημειώνεται πως, η αντοχή των αγωγών, όπως θα φανεί και στην ανάλυση που ακολουθεί, εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, όπως η εξωτερική θερμοκρασία, το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας στο οποίο βρίσκονται οι πυλώνες, η ταχύτητα του ανέμου, η αρχική δύναμη τάνυσης των αγωγών, η ομοιομορφία του χιτωνίου πάγου γύρω από τον αγωγό κ.α. Όπως γίνεται κατανοητό, η ενδελεχής και εκτενέστατη ανάλυση της μεταβολής όλων των εν λόγω παραγόντων είναι πολύ δύσκολη και, τελικά, ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Για το λόγο αυτό, στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε έγιναν οι παρακάτω παραδοχές:

- Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θεωρείται σταθερή και ίση με -2 οC.

- Η ταχύτητα του ανέμου θεωρείται σταθερή ίση με 13,8 m/s (6 Beaufort).

- Το χιτώνιο πάγου κατά μήκος του αγωγού είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο.

- Το μέτρο ελαστικότητας Ε του αγωγού δεν αλλάζει με το χρόνο (λόγω διαρροής) και μετά την ελαστική περιοχή δεν μεσολαβεί αξιόλογη πλαστική παραμόρφωση της χαλύβδινης ψυχής του αγωγού, που θα είχε ως συνέπεια τη θραύση του.

- Το φορτίο του συστήματος είναι 25 MVA ,δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό είναι της τάξης των 100 Α.

- Η αρχική δύναμη τάνυσης στους πυλώνες είναι 1200 kg.

- Η τάση θραύσης του αγωγού είναι 6050 kg.

- Η διάμετρος του αγωγού είναι 18,3 mm.

- Το βάρος του αγωγού χωρίς αυτός να καταπονείται από χιόνι ή αέρα είναι

0,7024 kg/m.

- Οι πυλώνες βρίσκονται σε υψόμετρο περίπου 350 m από την επιφάνεια της θάλασσας και έτσι η πυκνότητα του αέρα στο υψόμετρο αυτό είναι 1,25 kg/m3.

Στην ανάλυση που ακολουθεί, μελετάται η μεταβολή κάθε παραμέτρου ξεχωριστά. Η υψομετρική διαφορά των δύο πυλώνων  h θα κυμαίνεται από 0 έως 100 μέτρα και θα μεταβάλλεται με βήμα 20 μέτρων, ενώ η απόσταση των πυλώνων 2L θα κυμαίνεται από 300 έως 700 μέτρα και θα μεταβάλλεται με βήμα 50 μέτρων. Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, θα χαραχθούν τα διαγράμματα Fx-h, Fy-h, Fz-h, F-h που αντιπροσωπεύουν την μεταβολή των ασκούμενων δυνάμεων επάνω στους αγωγούς στα άκρα ανάρτησης των δύο πυλώνων, σε συνάρτηση με την υψομετρική διαφορά των τελευταίων για κάθε δεδομένη τιμή της απόστασής τους 2L.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 300 m  ΚΑΙ h = 0 m

6275.19

6328.47

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 300 m  ΚΑΙ h = 20 m

6243.48

6390.41

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 300 m  ΚΑΙ h = 40 m

6165.69

6415.16

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 300 m  ΚΑΙ h = 60 m

6049.85

6426.11

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 300 m  ΚΑΙ h = 80 m

5901.99

6425.95

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 300 m  ΚΑΙ h = 100 m

5731.52

6420.2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 350 m  ΚΑΙ h = 0 m

6711.28

6801.77

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 350 m  ΚΑΙ h = 20 m

6683.01

6846.52

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 350 m  ΚΑΙ h = 40 m

6620.11

6877.85

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 350 m  ΚΑΙ h = 60 m

6525.95

6897.71

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 350 m  ΚΑΙ h = 80 m

6402.12

6905.59

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 350 m  ΚΑΙ h = 100 m

6259.03

6909.43

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 400 m  ΚΑΙ h = 0 m

7092.57

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 400 m  ΚΑΙ h = 20 m

7064.73

7247.68

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 400 m  ΚΑΙ h = 40 m

7010.39

7281.7

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 400 m  ΚΑΙ h = 60 m

6930.67

7306.74

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 400 m  ΚΑΙ h = 80 m

6867.58

7362.72

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 400 m  ΚΑΙ h = 100 m

6705.44

7334.56

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 450 m  ΚΑΙ h = 0 m

7426.43

7561.74

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 450 m  ΚΑΙ h = 20 m

7398.73

7603.69

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 450 m  ΚΑΙ h = 40 m

7350.74

7639.74

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 450 m  ΚΑΙ h = 60 m

7281.27

7668.13

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 450 m  ΚΑΙ h = 80 m

7191.55

7689.19

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 450 m  ΚΑΙ h = 100 m

7086.28

7706.45

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 500 m  ΚΑΙ h = 0 m

7718.99

7879.78

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 500 m  ΚΑΙ h = 20 m

7691.5

7920.89

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 500 m  ΚΑΙ h = 40 m

7645.93

7956.13

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 500 m  ΚΑΙ h = 60 m

7583.75

7986.54

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 500 m  ΚΑΙ h = 80 m

7503.66

8010.2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 500 m  ΚΑΙ h = 100 m

7410.81

8031.4

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 550 m  ΚΑΙ h = 20 m

7946.33

8202.57

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 550 m  ΚΑΙ h = 40 m

7900.46

8235.11

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 550 m  ΚΑΙ h = 60 m

7844.80

8267.84

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 550 m  ΚΑΙ h = 80 m

7774.18

8295.39

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 550 m  ΚΑΙ h = 100 m

7688.08

8316.56

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 600 m  ΚΑΙ h = 0 m

8198.09

8416.33

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 600 m  ΚΑΙ h = 20 m

8168.89

8454.37

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 600 m  ΚΑΙ h = 40 m

8126.4

8488.24

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 600 m  ΚΑΙ h = 60 m

8072.2

8519.25

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 600 m  ΚΑΙ h = 80 m

8005.74

8546.52

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 600 m  ΚΑΙ h = 100 m

7928.23

8570.79

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 650 m  ΚΑΙ h = 0 m

8393.14

8643.5

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 650 m  ΚΑΙ h = 20 m

8362.48

8679.66

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 650 m  ΚΑΙ h = 40 m

8327.58

8719.28

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 650 m  ΚΑΙ h = 60 m

8268.48

8743.04

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 650 m  ΚΑΙ h = 80 m

8205.65

8770.33

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 650 m  ΚΑΙ h = 100 m

8132.42

8794.41

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 700 m  ΚΑΙ h = 0 m

8562.63

8847.39

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 700 m  ΚΑΙ h = 20 m

8530.28

8881.55

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 700 m  ΚΑΙ h = 40 m

8507.96

8929.87

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 700 m  ΚΑΙ h = 60 m

8437.51

8942.86

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 700 m  ΚΑΙ h = 80 m

8377.43

8969.97

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ 2L = 700 m  ΚΑΙ h = 100 m

8308.61

8994.74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

L=300 m

L= 350 m

L = 400 m

L = 450 m

L = 500 m

L = 550 m

L = 600 m

L = 650 m

L = 700 m

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στην μελέτη που προηγήθηκε, παρουσιάστηκαν διαγραμματικές απεικονίσεις των δυνάμεων που καταπονούν τους πυλώνες και τους αγωγούς, καθώς και ανάλυση αυτών στις επιμέρους συνισταμένες τους για διάφορες αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών πυλώνων. Από την παρατήρησή τους, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

Στα διαγράμματα αυτά παρουσιάζονται οι δυνάμεις H και Τ1, όπου Η η καταπόνηση στο κέντρο βάρους του αγωγού και Τ1 η συνισταμένη δύναμη καταπόνησης στο σημείο ανάρτησης στον πυλώνα 1.Παρατηρείται ότι, τόσο η καταπόνηση Η όσο και η καταπόνηση Τ1 μειώνονται με την αύξηση της υψομετρικής διαφοράς των πυλώνων 1 και 2. Όσο ψηλότερα βρίσκεται ο πυλώνας 2 σε σχέση με τον πυλώνα 1, τόσο το κέντρο βάρους του ανηρτημένου αγωγού μετατοπίζεται προς τον πυλώνα 1,δηλαδή αυτόν που βρίσκεται χαμηλότερα. Με αυτόν τον τρόπο, η καταπόνηση Τ2 στο σημείο ανάρτησης του υψηλότερου πυλώνα αυξάνεται, με μείωση φυσικά της αντίστοιχης καταπόνησης Τ1 στο σημείο ανάρτησης του πυλώνα 1.

Μια εξίσου σημαντική παρατήρηση είναι πως, με την αύξηση της απόστασης L μεταξύ των διαδοχικών πυλώνων, παρατηρείται σημαντική αύξηση των καταπονήσεων. Συγκεκριμένα, για απόσταση L = 300 m και υψομετρικές διαφορές που κυμαίνονται από 0 έως 100 m , η καταπόνηση κυμαίνεται από 6350 έως 5780 kg για την Τ1 και από 6280 έως 5700 kg για την Η, ενώ για απόσταση L = 700 m και αντίστοιχες υψομετρικές διαφορές μεταξύ των πυλώνων, η καταπόνηση κυμαίνεται από 8850 έως 8350 kg για την Τ1 και από 8550 έως 8300 kg για την Η. Το γεγονός αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς με την αύξηση της απόστασης των διαδοχικών πυλώνων αυξάνεται αντίστοιχα και το μήκος του αγωγού που τους συνδέει, με συνέπεια το βάρος του ανηρτημένου αγωγού να αυξάνεται.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΠΥΛΩΝΑ

Στα διαγράμματα αυτά παρουσιάζονται οι δυνάμεις Τz1+Tz2 και Τy1+Ty2, όπου η πρώτη αντιπροσωπεύει το άθροισμα των δυνάμεων καταπόνησης των πυλώνων στα σημεία ανάρτησης του αγωγού κατά την z διεύθυνση, ενώ η δεύτερη αντιπροσωπεύει το άθροισμα των κάθετων δυνάμεων (δυνάμεων θλίψης) κατά τη διεύθυνση y.

Παρατηρείται πως, για δεδομένη απόσταση των πυλώνων, και οι δύο δυνάμεις βαίνουν οριακά αυξανόμενες με τη διεύρυνση της υψομετρικής διαφοράς τους, όπως φαίνεται και στα διαγράμματα. Συγκεκριμένα, η δύναμη Τz1+Tz2, η οποία οφείλεται στην καταπόνηση λόγω του ανέμου, μεταβάλλεται ελάχιστα (πρακτικά καθόλου) με την αλλαγή της υψομετρικής διαφοράς των πυλώνων. Η εξήγηση του, φαινομενικά παράδοξου αυτού γεγονότος, εντοπίζεται στις αρχικές παραδοχές που έγιναν πριν την έναρξη των μετρήσεων. Η σταθερή ταχύτητα και διεύθυνση από την οποία φυσά ο άνεμος έχουν σαν αποτέλεσμα οι ασκούμενες δυνάμεις Τz1 και Tz2  στους πυλώνες να μην μεταβάλλονται, συνεπώς ούτε θα μεταβάλλεται και το άθροισμά τους. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως, η καταπόνηση Τz1+Tz2 αυξάνεται με την αύξηση της απόστασης L των πυλώνων, και αυτό διότι μεγαλώνει το μήκος του αγωγού που τους συνδέει, άρα και η μετωπική επιφάνεια του αγωγού που προσβάλλει ο άνεμος.

Η δύναμη Τy1+Ty2, όπως αναφέρθηκε, παραμένει πρακτικά σταθερή για δεδομένη απόσταση πυλώνων L. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως, αν και το άθροισμά τους δεν μεταβάλλεται, οι καταπονήσεις Τy1 και  Ty2 αλλάζουν με την μεταβολή της υψομετρικής διαφοράς των πυλώνων. Όσο χαμηλότερα βρίσκεται ο πυλώνας 1 σε σχέση με τον πυλώνα 2, τόσο μεγαλύτερο βάρος αγωγού θα επωμίζεται, καθώς το κέντρο βάρους του αγωγού θα βρίσκεται πλησιέστερα προς αυτόν, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα

Συνεπώς, με την μετατόπιση του κέντρου βάρους προς τα κάτω, η κάθετη καταπόνηση του πυλώνα 1 θα αυξάνεται ενώ η κάθετη καταπόνηση του πυλώνα 2 θα μειώνεται αντιστοίχως, με αποτέλεσμα το άθροισμα αυτών να μένει σταθερό. Φυσικά και εδώ παρατηρείται πως με την αύξηση της απόστασης L των διαδοχικών πυλώνων αυξάνεται κατά πολύ η συνολική κάθετη καταπόνησή τους, λόγω της αύξησης του βάρους του ανηρτημένου αγωγού, όπως σχολιάστηκε σε προηγούμενη παράγραφο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ  ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Στα διαγράμματα αυτά παρουσιάζονται οι συνιστώσες δυνάμεις πάνω στον αγωγό Τx1, Ty1, Tz1 και η συνισταμένη τους Τ1. Από τη μελέτη των διαγραμμάτων μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την αντοχή του αγωγού. Αρχικά παρατηρείται μια ουσιαστική ταύτιση της συνιστώσας Τx1 με την συνισταμένη Τ1, για όλες τις τιμές της απόστασης  L. Το γεγονός αυτό εξηγείται, αν λάβουμε υπόψιν την πολύ μικρή γωνία που σχηματίζει η Τ1 με την Τx1. Παράλληλα, και εδώ παρατηρείται αύξηση των kg της δύναμης καταπόνησης με την αύξηση της απόστασης των πυλώνων, όπως φυσικά αναμενόταν.

Η συνιστώσα Τz1, η οποία οφείλεται στον άνεμο, μένει πρακτικά σταθερή λόγω των παραδοχών που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν και σε προηγούμενη παράγραφο. Παρατηρείται πως, η συνιστώσα Ty1 βαίνει ελαττούμενη καθώς η υψομετρική διαφορά των πυλώνων 0 και 1 αυξάνεται, εξ’αιτίας της μετατόπισης του κέντρου βάρους του αγωγού πλησιέστερα προς τον χαμηλότερο πυλώνα 0. Είναι αξιοσημείωτο δε, ότι για μικρές αποστάσεις L μεταξύ των πυλώνων, με την αύξηση της υψομετρικής διαφοράς πάνω από τα 60 m η δύναμη Ty1 παίρνει αρνητικό πρόσημο, δηλαδή αντί να πιέζει τον πυλώνα προς το έδαφος τείνει να τον «ξεριζώσει».Η αιτία του φαινομένου αυτού εντοπίζεται στο μικρό (έως ανύπαρκτο) βέλος κάμψης που εμφανίζει ο αγωγός για τις συγκεκριμένες αποστάσεις και υψομετρικές διαφορές, με συνέπεια η συνισταμένη δύναμη Τ1 να είναι συγγραμική με τη διεύθυνση του αγωγού (ο οποίος είναι τεντωμένος σε ευθεία γραμμή. Η περίπτωση αυτή βέβαια, είναι εξεζητημένη και κάτι τέτοιο δεν υφίσταται στην πράξη. Τέλος, και εδώ εντοπίζεται αύξηση της καταπόνησης με την διεύρυνση της απόστασης L των πυλώνων, λόγω πρόσθετου βάρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Στο παρόν κεφάλαιο, θα πραγματοποιηθεί η προσέγγιση του υπολογισμού της μηχανικής καταπόνησης ενός πυλώνα Υψηλής Τάσης με χρήση του κλασσικού μοντέλου, που περιγράφηκε στην Εισαγωγή της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, με βάση τον τύπο 20

QWc = qh * Gq * Gc * Ccl * D * (L1 + L2)/2 * cos2φ

όπου

QWc : η δύναμη που ασκείται στον πυλώνα.

qh  : η δυναμική πίεση ανέμου.

Gq : ο συντελεστής ανταπόκρισης δυνατού ανέμου (gust response factor).

Gc : ο κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού (span factor).

Ccl :  ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας του καλυμμένου από πάγο αγωγού.

D  :  η ισοδύναμη διάμετρος του συσσωματώματος πάγου και αγωγού.

L1 ,L2 : τα μήκη των τμημάτων του αγωγού εκατέρωθεν του πυλώνα.

φ     : η γωνία που σχηματίζει ο άνεμος με τον νοητό άξονα των «μπράτσων» του

πυλώνα.

Θα υπολογιστούν οι δυνάμεις που δέχεται ο μεταλλικός πυλώνας, όταν υποστηρίζει καλυμμένο από πάγο αγωγό σε συνθήκες έντονου ανέμου. Στην προσέγγιση αυτή, λαμβάνονται υπόψιν οι παραδοχές που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς και οι ακόλουθες

- Το ύψος των πυλώνων είναι 20 m.

- Η μορφολογία του εδάφους είναι τύπου V (δες πίνακα 2).

- Δεν υφίσταται υψομετρική διαφορά  μεταξύ των πυλώνων, δηλαδή h = 0.

- Η απόσταση ανάμεσα στους πυλώνες είναι 2L = 400 m, συνεπώς οι ποσότητες L1 και L2, που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των αποστάσεων ενός πυλώνα με τον εκ δεξιών του και τον εξ αριστερών του αντίστοιχα, ισούνται με 200 m.

- Ο άνεμος σχηματίζει γωνία 0ο με τον άξονα y, σύμφωνα με τις εικόνες 6 και 7.

Υπολογισμός σταθερών και παραμέτρων

Για να εφαρμοστεί ο τύπος 20, υπολογίζονται αρχικά οι ποσότητες qh   Gq   Gc  Ccl   D.

Υπολογισμός δυναμικής πίεσης ανέμου qh

Σύμφωνα με την σχέση 7

qh = 1/2 * ρ * Vh2

θα έχουμε

qh = ½ * 1,25 kg/m3 * 13,82 (m/s)2 = 119,025 kg/m*s2 και διαιρώντας με την επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 έχουμε qh = 11,9025 kg/m2

Υπολογισμός συντελεστή ανταπόκρισης δυνατού ανέμου (gust response factor) Gq

Σύμφωνα με τη σχέση 9

Gq = k2g = [1+2,28 / ln(h/zo)]2

θα έχουμε

Gq = [1+2,28 / ln(20 /2)]2 = 3,9609

Υπολογισμός  κατασκευαστικού παράγοντα συντονισμού (span factor) Gc

Ο κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού δίδεται από τη σχέση

Gc = 1,3 – 0,170 ln(L)

άρα

Gc = 1,3 – 0,170 ln(200) = 0,39929

Υπολογισμός αεροδυναμικού συντελεστή οπισθέλκουσας του καλυμμένου από πάγο αγωγού Ccl

Σύμφωνα με τον πίνακα 6 και με δεδομένο πως, στο ΝΝΑ GREECE σημειώνεται ότι στην Ελλάδα σχηματίζεται λείος και γυαλιστερός πάγος (glaze ice) στην επιφάνεια των αγωγών, ο συντελεστής Ccl είναι ίσος με 1,0 και η πυκνότητα του πάγου ρl είναι 900 kg/m3.

Υπολογισμός ισοδύναμης διαμέτρου του συσσωματώματος πάγου και αγωγού D

Η ισοδύναμη διάμετρος D δίδεται από τη σχέση 19

D = [ d2 + 4l / (9,81 * π * ρl) ]1/2

όπου

D : η διάμετρος του συσσωματώματος.

d : η διάμετρος του αγωγού σε m.

π : ο αριθμός 3,1416

ρl : η πυκνότητα του πάγου σύμφωνα με τον τύπο του σε kg/m3.

l : το φορτίο πάγου ανά μονάδα μήκους του αγωγού.

Είναι γνωστό ότι  ρ1 = 900 kg/m3 για την Ελλάδα. Επίσης η διάμετρος του αγωγού είναι δεδομένη και ισούται με d = 18,3 mm ή 0,0183 m. Τέλος, η διάμετρος του σχηματισμένου πάγου είναι ίση με dπ = 0,09 m.

Για τον υπολογισμό του φορτίου πάγου ανά μέτρο αγωγού l θα ανατρέξουμε στον τύπο 12 της εισαγωγής. Σύμφωνα με αυτόν ισχύει ότι

Ρπ = l = π/4 (D2π    - D2α)γ

όπου γ το ειδικό βάρος του πάγου ίσο προς 917 Kg/m3

έτσι έχουμε ότι

l = 3,14/4 * (0,092 m2 – 0,01832 m2 ) * 917 kg/m3 = 5,589676 kg/m

Συνεπώς για την ισοδύναμη διάμετρο D έχουμε

D = [ 0,01832 m2 + 4 * 5,589676 kg/m / ( 9,81 * 3,14 * 900 kg/m3) ]1/2 = 0,0337845 m

Και τελικά Qwc = 11,9025 kg/m2 * 3,9609 * 0,39929 * 1 * 0,0337845 m * 200 m =127,1944 kg

Συγκρίνοντας την παραπάνω τιμή με την ευρεθείσα στις μετρήσεις που προηγήθηκαν, παρατηρούμε απόκλιση στο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, με βάση τους υπολογισμούς του προγράμματος, για απόσταση πυλώνων 2L = 400 m και υψομετρική διαφορά πυλώνων h = 0 m

η καταπόνηση Τz1 ισούται με 215,111 kg. Αν και αμφότερα τα αποτελέσματα είναι της ίδιας τάξης μεγέθους, υφίσταται μια διαφορά της τάξης του 69,12%, με την κλασσική μέθοδο να εμφανίζει μικρότερο αποτέλεσμα.

Ουσιαστικά, ο υπολογισμός είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα όμως διαφοροποιείται για τους εξής λόγους:

- Με τη μέθοδο του κλασσικού μοντέλου, λαμβάνονται υπ’όψιν μια σειρά από συντελεστές, που δεν υπολογίζονται με τη νέα μέθοδο, όπως ο αεροδυναμικός συντελεστής Ccl , ο συντελεστής ανταπόκρισης δυνατού ανέμου Gq και ο κατασκευαστικός παράγοντας συντονισμού Gc .

- Κατά την εκτέλεση των υπολογισμών με το κλασσικό μοντέλο, δεν λήφθηκε υπ’όψιν η γωνία προσβολής του αγωγού από τον άνεμο, καθώς θεωρήθηκε ότι αυτός τον προσβάλλει κάθετα.

- Κατά την εκτέλεση των υπολογισμών με το κλασσικό μοντέλο, υπολογίζεται  η ισοδύναμη διάμετρος D, ενώ στο νέο μοντέλο δεν ακολουθείται αυτή η διαδικασία

Για τους ανωτέρω λόγους, τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων δεν συμπίπτουν, όπως θα ανέμενε κανείς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Overhead Power Lines :Planning-Design-Construction …..F.Kiesling-P.Nefzger-

J.F.Nolasco

ΕΝ 50341-1/2001…………………………………………..CENELEC

NNA GREECE EN 50341-3-10 …………………………...CENELEC

ΦΕΚ 608/6-10-1967 τεύχος Β