ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης  Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών

«Πρότυπο HL7: Σύγκριση των εκδόσεων 2.x και 3»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

της

Νικούλας Θαλασσινού

Επιβλέπων: Δημήτριος Κουτσούρης

Καθηγητής ΕΜΠ.

Αθήνα, Νοέμβρης 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης  Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών

«Πρότυπο HL7: Σύγκριση των εκδόσεων 2.x και 3»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

της

Νικούλας Θαλασσινού

Επιβλέπων: Δημήτριος Κουτσούρης

Καθηγητής ΕΜΠ.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 7η Νοεμβρίου 2006.

| (Υπογραφή) | (Υπογραφή) | (Υπογραφή) |
| --- | --- | --- |
| ................. | ................. | ................. |
| Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Παναγιώτης Τσανάκας Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Κωνσταντίνα Νικήτα Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. |

Αθήνα, Νοέμβρης 2006

(Υπογραφή)

...................................

ΝΙΚΟΥΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Νίκη Γ. Θαλασσινού, 2006

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Το HL7 είναι ένας Οργανισμός Ανάπτυξης Προτύπων εγκεκριμένος από το American National Standards Institute (ANSI), για τη συγγραφή γενικώς αποδεκτών προτύπων που αντιπροσωπεύουν την απόψη μιας μεγάλης μερίδας των μετόχων του συστήματος ιατρικής περίθαλψης. Από πρακτικής άποψης, ο ορισμός που δόθηκε σημαίνει πως το HL7 έχει συντάξει μια συλλογή από φόρμες μηνυμάτων και σχετιζόμενα κλινικά πρότυπα, που προσδιορίζουν μια ιδανική παρουσίαση των κλινικών πληροφοριών και στην όλοτητα τους παρέχουν ένα πλαίσιο μέσω του οποίου είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων. Η Ελλάδα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το HL7 ως βασικό πρότυπο διασυνδεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων των δημόσιων νοσοκομείων και αποτελεί προϋπόθεση για αποδοχή ενός νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος στους διαγωνισμούς του υπουργείου υγείας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία λαμβάνει χώρα μια σύγκριση των εκδόσεων 2.Χ με την έκδοση 3 του προτύπου. Για το λόγο αυτό, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή της έκδοσης 2.4 του HL7, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της δομής των 2.x εκδόσεων και στη συνέχεια παρουσιάζεται η έκδοση 3 πιο συνοπτικά, με αναφορά στα βασικά στοιχεία που αποκαλύπτουν τη διαφορά στη φιλοσοφία της σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Με σκοπό τον καθορισμό του περιεχομένου και των δύο εκδόσεων V2 και V3 του HL7, είναι κρίσιμο να κατανοηθούν οι τύποι χρήσης των μηνυμάτων και με ποιόν τρόπο αυτοί επηρεάζουν τόσο την ανάπτυξη όσο και τη χρήση του προτύπου.

Λέξεις κλειδιά: « HL7, έκδοση 2.x, έκδοση 3, μοντέλο πληροφοριών, ιατρική περίθαλψη, μηνύματα, segments, data types, XML»

Abstract

HL7 is a Standards Developing Organization accredited by the American National Standards Institute (ANSI) to author consensus-based standards representing a broad view from healthcare system stakeholders. What this definition means from a practical standpoint is that HL7 has compiled a collection of message formats and related clinical standards that define an ideal presentation of clinical information, and together the standards provide a framework in which data can be exchanged. Greece aims to use HL7 as the basic standard in order to interlink the informational systems of public hospitals, and is a prerequisite for the acceptance of a healthcare informational system, to the healthcare ministry’s competitions. In the present diploma thesis is taking place a comparison between Versions 2.x and Version 3 of the standard. For that reason, it’s given a comprehensive description of HL7 version 2.4, as a representative sample of the version 2.x structure, and following is presented the version 3 concisely, regarding to the basic elements that reveal the difference in its philosophy in relation to the former versions. In order to set the context for both HL7 V2 and V3, it is critical to understand the user types for the messaging standards and how each user type influences both the development and the use of the standard.

Key Words: “HL7, version 2.x, version 3, information model, healthcare, massages, segments, data types, XML”

.

1	Εισαγωγή	1

1.1	Τι αφορά το standard	1

1.2	Η δομή του specification: κεφάλαια του HL7	2

1.3	Σκοπός	3

1.4	Δομή της διπλωματικής εργασίας	3

2	Chapter 2: Control	6

2.1.1	Εισαγωγή	6

2.1.2	Θεωρητική Προσέγγιση	6

2.1.3	HL7 Messages (Μηνύματα)	8

2.1.4	Χρήση Ακολουθιών Διαφυγής (escape sequences) σε Πεδία Κειμένου	31

2.1.5	Μορφή Κεφαλαίων για τον ορισμό των HL7 Μηνυμάτων	35

2.1.6	Κανόνες Επεξεργασίας Εφαρμογής (Επίπεδο 7)	36

2.1.7	Acknowledgment Messages	37

2.1.8	Message Control Segments	38

2.2	Chapter 3: Patient Administration	39

2.2.1	Σκοπός	39

2.2.2	Trigger Events-Message Definitions	39

2.3	Chapter 4: Εισαγωγή Παραγγελιών	92

2.3.1	Σκοπός	92

2.3.2	Προσδιορισμός datatype ποσότητας/χρόνου :	92

2.3.3	Γενικά Trigger Events και Προσδιορισμός Messages :	93

2.3.4	Γενικά segments :	99

2.3.5	Γενικά Μηνύματα - Παραδείγματα :	102

2.3.6	Trigger Events Διατροφής και Ορισμοί Μηνυμάτων :	107

2.3.7	Segments διατροφής :	108

2.3.8	Παραδείγματα Μηνυμάτων Διατροφής :	109

2.3.9	Trigger events & Μηνύματα Προμηθειών :	111

2.3.10	Segments Προμηθειών :	113

2.3.11	Φαρμακείο/Αγωγή Trigger events & Messages :	114

2.3.12	Φαρμακείο/Αγωγή segments :	122

2.3.13	Παραδείγματα μηνυμάτων για φαρμακείο/αγωγή	126

2.3.14	Pharmacy/Treatment Transaction Flow Diagram	129

2.3.15	Trigger events εμβολιασμού & ορισμοί μηνυμάτων :	131

2.3.16	Segments εμβολιασμού :	134

2.3.17	Παραδείγματα εμβολιασμού :	135

2.4	Chapter 5: Query	136

2.4.1	Εισαγωγή	136

2.4.2	QUERY/RESPONSE CONFORMANCE STATEMENT	141

2.4.3	QUERY/RESPONSE MESSAGE PAIRS	143

2.4.4	QUERY/RESPONSE MESSAGE SEGMENTS	146

2.4.5	AUXILIARY QUERY PROTOCOLS (βοηθητικά-εφεδρικα πρωτόκολλα query)	149

2.4.6	Έκδοση και συνδρομή	153

2.4.7	QUERY/RESPONSE MESSAGE EXAMPLES	156

2.4.8	SUPERCEDED QUERY/RESPONSE TRIGGER EVENTS AND MESSAGE PAIRS	159

2.5	Chapter 6: Financial Management (Οικονομική Διαχείρηση)	167

2.5.1	Σκοπός	167

2.5.2	Σετ μηνυμάτων του Λογαριασμού του Ασθενή	167

2.5.3	Trigger Events και Ορισμοί Μηνυμάτων	168

2.5.4	Message Segments	175

2.5.5	Παραδείγματα	186

2.6	Chapter 7: Observation Reporting	188

2.6.1	Εισαγωγή	188

2.6.2	Trigger Events και Ορισμοί Μηνυμάτων	190

2.6.3	Segments	193

2.6.4	Παραδείγματα	196

2.6.5	Clinical Trials	197

2.6.6	Trigger Events και Ορισμοί Μηνυματων	199

2.6.7	Product Experience	203

2.6.8	Waveform	212

2.7	Chapter 8: Master Files	220

2.7.1	Σκοπός	220

2.7.2	Trigger Events	220

2.7.3	Μηνύματα	221

2.7.4	Staff and Practitioner Master Files	225

2.7.5	Master Files Υπηρεσιών/Εξετάσεων/Παρατήρησης	226

2.7.6	Master Files Τοποθεσίας	234

2.7.7	Master Files Περιγραφής Χρεώσεων	238

2.7.8	Clinical Trials’ Master Files	240

2.8	Chapter 9: Διαχείριση Ιατρικών Αρχείων/Πληροφοριών	243

2.8.1	Σκοπός	243

2.8.2	Ενότητα Διαχείρησης Κειμένου	246

2.8.3	Υποθέσεις	247

2.8.4	Trigger Events και Ορισμοί Μηνυμάτων	247

2.8.5	Segments	253

2.8.6	Query	254

2.9	Chapter 10: Scheduling (Σχεδιασμός)	255

2.9.1	Σκοπός	255

2.9.2	Placer Application Request & Trigger Events	260

2.9.3	Filler Application Messages & Trigger Events Unsolicited	265

2.9.4	Query Transactions & Trigger Events	271

2.9.5	Message Segments	273

2.9.6	Υλοποιήσεις ύπο συζήτηση	278

2.9.7	Θέματα	278

2.10	Chapter 11: Patient Referral	280

2.10.1	Σκοπός	280

2.10.2	Οι ρόλοι των εφαρμογών & η επεξεργασία των δεδομένων	280

2.10.3	Patient Information Request Messages & Trigger Events	285

2.10.4	Patient Treatment Authorization Requests	289

2.10.5	Patient Referral Messages & Trigger Events	292

2.10.6	Segments	294

2.11	Chapter 12: Patient Care (Περίθαλψη Ασθενή)	297

2.11.1	Εισαγωγή	297

2.11.2	Trigger events	298

2.11.3	Ορισμοί Μηνυμάτων	300

2.11.4	Segments Μηνυμάτων	309

2.12	Chapter 13: Clinical Laboratory Automation	311

2.12.1	Υπόβαθρο & Εισαγωγή	311

2.12.2	Trigger Events & Ορισμοί Μηνυμάτων	320

2.13	Chapter 14: Application Management	329

2.13.1	Εισαγωγή	330

2.13.2	Trigger Events & Ορισμοί Μηνυμάτων	330

2.13.3	Segments Μηνυμάτων	331

2.14	Chapter 15: Personnel Management	333

2.14.1	Σκοπός	333

2.14.2	Χρήση του κεφαλαίου 15 vs. κεφαλαίου 8	333

2.14.3	Trigger Events & Περιγραφές Μηνυμάτων	333

2.14.4	Segments Μηνυμάτων	337

3	Μέρος Β: Παρουσίαση της έκδοσης 3	341

3.1	Εισαγωγή	341

3.2	Τα foundation components περιλαμβάνουν:	342

3.3	HL7 Message Development Framework (MDF)	343

3.4	Information Model (Μοντέλο Πληροφοριών)	347

3.5	Information Model Components	347

3.6	Τύποι Μοντέλων Πληροφοριών (Types of Information Models)	347

3.7	Static Structure: Classes and Relationships – Στατική Δομή: Κλάσεις και Σχέσεις	349

3.8	Attributes	351

3.9	Constraints	353

3.10	Dynamic Behavior (Δυναμική Συμπεριφορά): States and Transitions (Καταστάσεις και Μεταφορές)	354

3.11	Vocabulary	355

3.12	Implementation Technology Specifications (Specification Τεχνολογίας Υλοποίησης)	359

3.13	Data Types	362

3.14	Common Message Element Types	364

3.15	Artifact Identification System	367

3.16	Storyboard και Storyboard Narrative	369

3.17	Trigger Events	371

4	Μέρος Γ: Συγκρίνοντας τις δυο εκδόσεις	373

4.1	Η φιλοσοφία της Version 3	373

4.2	Στρατηγικές Υλοποίησης και Μετάβασης από την HL7 Version 2 στην HL7 Version 3	377

4.3	“Ξεπερνώντας τις δύσκολίες: Υλοποίηση της HL7 version 3”	379

4.3.1	Organizational Issues	379

4.3.2	Development Issues	380

4.3.3	Framework Issues	383

5	Συμπεράσματα	387

6	Αναφορές	389

# Εισαγωγή

## Τι αφορά το standard

Το Health Level Seven (HL7) Standard χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων σε οποιοδήποτε περιβάλλον ιατρικής περίθαλψης, με έμφαση στη νοσηλεία σε νοσοκομεία. Το standard αυτό προέκυψε από τις εργασίες μιας επιτροπής παροχέων ιατρικής περίθαλψης (π.χ., χρηστών), παραγόντων και συμβούλων. Κοινός στόχος όλων των πάραπάνω, είναι η απλοποίηση της υλοποιήσης των συνόδων ανάμεσα σε εφαρμογές υπολογιστών, από διαφορετικούς, και πολλές φορές ανταγωνιστικούς, παράγοντες. Αυτή η επιτροπή, η οποία είναι γνωστή ως HL7 Working Group, προσπαθεί να εγκαθιδρύσει μία φόρμα και ένα πρωτόκολλο για την ανταλλαγή συγκεκριμένων σετ δεδομένων ανάμεσα στις εφαρμογές των υπολογιστικών συστημάτων υγείας.  Οι διαδικασίες που εφαρμόζει το HL7 έχουν μοντελοποιηθεί από σχετικούς οργανισμούς της βιομηχανίας ιατρικής περίθαλψης για μηνύματα υπολογιστικών standards (healthcare industry computer messaging standards organizations π.χ., ASTM) και είναι σχεδιασμένα ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του American National Standards Institute (ANSI).

Ο όρος “Level 7” αναφέρεται στο υψηλότερο επίπεδο του μοντέλου Open System Interconnection (OSI) του International Organization for Standardization (ISO). Ακόμη, το HL7 δεν προσδιορίζει ένα σετ από εγκεκριμένα specifications του ISO για την κατάληψη των επιπέδων 1 έως 6 κάτω από τα specifications των μηνυμάτων του HL7. Αυτό που κάνει το HL7, είναι να ανταποκρίνεται στις συνόδους ανάμεσα στις εφαρμογές που τοποθετούνται στο έβδομο επίπεδο του μοντέλου OSI.

Στο μοντέλο OSI, οι διαδικασίες των επικοινωνιών τόσο του software όσο και του hardware είναι χωρισμένες σε εφτά στρώματα ή επίπεδα. Το HL7 Standard επικεντρώνεται σε οτιδήποτε συμβαίνει στο έβδομο επίπεδο, ή επίπεδο εφαρμογής. Αυτά τα στοιχεία είναι, που καθορίζουν τα δεδομένα που πρόκειται να ανταλλαχθούν, τον χρόνο των ανταλλάγων και την επικοινωνία συγκεκριμένων σφαλμάτων μεταξύ των εφαρμογών. Παρολαυτά, υπάρχει η αναγκαιότητα να αναφερόμαστε σε πρωτόκολλα που αφορούν σε χαμηλότερα επίπεδα του μοντέλου OSI, για να γίνει πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο του  Standard κατά την υλοποίηση.

Το Standard έχει εισάγει τις συνόδους ανάμεσα στα διάφορα συστήματα που στέλνουν ή παραλαμβάνουν εισαγωγές ασθενών, δεδομένα αποχώρησης ή μεταφοράς (ADT), queries, σχεδιασμό περίθαλψης ασθενή, παραγγελίες, αποτελέσματα, κλινικές παρατηρήσεις, λογαριασμούς, πληροφορίες ανανέωσης master file, ιατρικά αρχεία, αναφορές ασθενή και περίθαλψη ασθενή. Το HL7 προσφέρει έναν τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ τους διαφορετικές αρχιτεκτονικές εφαρμογών και δεδομένων που εφαρμόζονται σε ετερογενή περιβάλλοντα συστημάτων.

Τα διάφορα κεφάλαια προσδιορίζουν:

τη δομή όλων των συνόδων συμπεριλαμβάνοντας και μια γενικευμένη σύνοδο query

τη διαχείριση ασθενή (εισαγωγή, εξιτήριο και μεταφορά)

την εισαγωγή παραγγελίας

τα συστήματα λογαριασμού του ασθενή

τα δεδομένα κλινικών παρατηρήσεων, όπως αποτελέσματα εργαστηρίου, που στέλνονται ως αναγνωρίσιμα τμήματα δεδομένων

μια γενικευμένη σύνοδο για τον συγχρονισμό αρχείων αναφοράς (master files)

την διαχείριση ιατρικών πληροφοριών

τον σχεδιασμό περίθαλψης ασθενή

τα μηνύματα για έναν ασθενή που αναφέρονται σε δύο ιδρύματα

τα μηνύματα περίθαλψης ασθενή που υποστηρίζουν την επικοινωνία προβληματικών αρχείων, και παρέχουν την εφαρμογή των υλοποιήσεων σε υπολογιστικά συστήματα πληροφοριών.

## Η δομή του specification: κεφάλαια του HL7

Τα διάφορα κεφάλαια αυτού του προτύπου περιγράφουν μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ εφαρμογών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάθε κεφάλαιο είναι οργανωμένο ως εξής :

α) σκοπός. Είναι μια εισαγωγή που περιγράφει τον σκοπό του κεφαλαίου, περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες και ιδέες.

β) trigger events και μηνύματα.  Υπάρχει μια λίστα από trigger events. Για κάθε trigger event ορίζονται τα μηνύματα που ανταλλάσονται όταν συμβαίνει το trigger event, σύμφωνα με το συντακτικό HL7 ως εξής :

Κάθε μήνυμα ορίζεται με ειδικό συμβολισμό που περιλαμβάνει τη λίστα των segment IDs και τη σειρά που εμφανίζονται μέσα στο μήνυμα. Τα άγκυστρα, { . . . }, υποδεικνύουν μία ή περισσότερες επαναλήψεις της ομάδας των segments που εσωκλείει. (Φυσικά, η ομάδα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ένα μόνο segment.) Οι αγκύλες, [  . . . ], δείχνουν πως η ομάδα των segment που εσωκλείουν είναι προαιρετική. Αν μια ομάδα από segments είναι προαιρετική και μπορεί να επαναλαμβάνεται πρέπει να βρισκεται μέσα σε αγκύλες και άγκυστρα, { [ . . . ] }.

γ) message segments. Τα segments που προσδιορίζονται σε κάθε κεφάλαιο στη συνέχεια παρουσιάζονται σε μια λίστα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστη και κατανοητή στο μέγιστο δυνατό.

δ) παραδείγματα.  Περιλαμβάνονται ολοκλήρωμένα μηνύματα.Complete messages are included.

ε) υλοποίηση. Εδώ περιλαμβάνονται ειδικές συμπληρωματικές πληροφορίες και θέματα χρήσιμα στο σχεδιασμό μιας υλοποίησης.

στ) θέματα υπό συζήτηση.  Εδώ περιλαμβάνονται θέματα που ακόμη βρίσκονται υπό συζήτηση ή απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία.

## Σκοπός

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση των εκδόσεων 2.Χ με την έκδοση 3 του προτύπου HL7. Το HL7 είναι ένα διεθνές πρότυπο ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων ενός νοσοκομειακού συστήματος πληροφορικής. Η Ελλάδα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το HL7 ως βασικό πρότυπο διασυνδεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων των δημόσιων νοσοκομείων και αποτελεί προϋπόθεση για αποδοχή ενός νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος στους διαγωνισμούς του υπουργείου υγείας.

## Δομή της διπλωματικής εργασίας

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τρία βασικά τμήματα. Στο Μέρος Α, παρουσιάζεται η Version 2.4 του HL7 με αναλυτική περιγραφή όλων των κεφαλαίων που απαρτίζουν το specification των μηνυμάτων που χρησιμοποιεί το πρότυπο. Στο μέρος B, περιγράφεται η Version 3 του HL7 σύμφωνα με τα βασικά δομικά στοιχεία και τα μοντέλα πληροφοριών που χρησιμοποιεί. Στο μέρος Γ, γίνεται μία σύγκριση μεταξύ των εκδόσεων V2.x και V3. Τα στοιχεία της σύγκρισης παρουσιάζονται με πίνακες που περιλαμβάνουν τόσο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθεμιάς, όσο και τις διαφορές στο specification. Επιπλέον, στο κομμάτι αυτό της εργασίας παρατίθενται τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της μετάβασης από την V2.x στην V3. Τέλος, αναφέρονται συμπεράσματα πάνω στην ανάλυση που έχει προηγηθεί.

Μέρος Α: Παρουσίαση της Έκδοσης 2.4

# Chapter 2: Control

### Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό ορίζει τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε όλα τα μηνύματα (messages). Οι αντίστοιχες ενότητες ορίζουν συγκεκριμένα μηνύματα που ανταλλάσονται μεταξύ των διάφορων εφαρμογών. Οι ορισμοί των μηνύματων που παρουσιάζονται εδώ αφορούν :

την μορφή που χρησιμοποιείται στα κεφάλαια για την περιγραφή μηνυμάτων. Αυτό περιλαμβάνει τον σκοπό τους, τα περιεχόμενά τους, και τις σχέσεις μεταξύ τους. Αυτή η μορφή καλείται “abstract message definition” γιατί είναι ένας καθαρός ορισμός (εφαρμογή) επιπέδου 7 τους κανόνες εσωτερικού κώδικα του HL7 για την μετατροπή ενός abstract message σε μια σειρά χαρακτήρων που αποτελεί το πραγματικό μηνυμα οι προγραμματιστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ανταλλαγη μηνυμάτων με χρήση του HL7 specification τη σχέση με πρωτόκολα χαμηλότερου επιπέδου ορισμένα segments μηνυμάτων που είναι συστατικά (components) όλων των μηνυμάτων ένα ιδιαίτερο μήνυμα , το acknowledgment message, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είναι (χωρίς καμιά μετατροπή) σε πολλαπλές εφαρμογές.

### Θεωρητική Προσέγγιση

#### Trigger events

Το Standard έχει γραφτεί με βάση την υπόθεση ότι ένα πραγματικό γεγονός, στον χωρο της υγείας, δημιουργεί την ανάγκη να τρέχουν δεδομένα μεταξύ των συστημάτων. Αυτό το πραγματικό γεγονός καλείται trigger event. Π.χ το trigger event της εισαγωγής ενός ασθενή, μπορεί να προκαλέσει την αναγκη να σταλούν δεδομένα για τον ασθενή σε ένα αριθμό άλλων συστημάτων. Όταν αρχικοποιείται η μεταφορά των πληροφοριών από το σύστημα εφαρμογής που είναι υπεύθυνο για το  trigger event, η σύνοδος έχει τερματιστεί (unsolicited update). To HL7 επιτρέπει τη χρήση των trigger events σε διαφορετικά επίπεδα δεδομένων.

#### Acknowledgments : original mode

Όταν ένα unsolicited update (update που δεν έχει ζητηθεί) στέλνεται από ένα συστημα σε ένα άλλο, το acknowledgment mode ορίζει πως το  acknowledgment αυτό θα γίνει στο επίπεδο εφαρμογής. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι, πως δεν αρκεί να γνωρίζουμε ότι το σύστημα επικοινωνίας εγγυάται την ασφαλή μεταφορά του μηνύματος. Είναι επίσης αναγκαίο να γνώρίζουμε οτί τα δεδομένα είναι σωστά επεξεργασμένα σε επίπεδο εφαρμογής. Το  acknowledgment μπορεί να περιέχει δεδομένα που αφορούν το σύστημα που αρχικοποίησε την ανταλλαγή των μηνυμάτων. Το HL7 Standard δεν ορίζει που ανήκουν τα δεδομένα. Ακόμη, δεν έχει απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα που λαμβάνονται, ούτε για τον σχεδιασμό ή την αρχιτεκτονική του λαμβανόμενου συστήματος. Ο σκοπός του HL7 περιορίζεται στον ορισμό των μηνυμάτων μεταξύ των συστημάτων εφαρμογής και στα trigger events. Το HL7 δεν υποστηρίζει αποκλειστικά, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συστήματα που παρέχουν υπηρεσίες store and forward και πρόβλεψης δεδομένων.

#### Acknowledgments : enhanced (βελτιωμένη) mode

Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των acknowledgments για τα μηνύματα που έχουν ληφθεί και για τα μηνύματα-αιτήσεις, όπως και για τις συνθήκες που απαιτείται καθένα απ’αυτά. Όταν το σύστημα που έλαβε καποιο μήνυμα στέλνει πίσω μια θετική acknowledgment, σημαίνει πως το αποθηκεύει ασφαλώς, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το ξαναστείλει το σύστημα που το έστειλε. Αφού το μήνυμα έχει επεξεργαστεί από το συστημα που το έλαβε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια acknowledgment εφαρμογής για να επιστραφεί στο σύστημα που έστειλε το μήνυμα, η κατάσταση που προέκυψε μετά την ανταλλαγή.

#### Queries (ερωτήσεις)

Ότι αφορά ερωτήσεις για μηνύματα, segments, ειδικά πρωτόκολλα, υλοποιήσεις και παραδείγματα είναι στο κέφαλαιο 5.

### HL7 Messages (Μηνύματα)

Ένα μήνυμα είναι μια ατομική μονάδα δεδομένων που μεταφέρεται μεταξύ των συστημάτων που επικοινωνούν. Αποτελείται από μια ομάδα segments σε μια καθορισμένη ακολουθία. Κάθε μήνυμα έχει έναν τύπο (message type), που καθορίζει τον σκόπο του.

#### Segments

Segment είναι μια λογική ομάδοποίηση από πεδία δεδομενων (data fields). Τα segments ενός μηνύματος μπορεί να είναι απαιτούμενα (required) ή προαιρετικά (optional). Μπόρει να υπάρχουν μόνο μία φορά σε ένα μήνυμα ή να επαναλαμβάνονται. Σε κάθε segment έχει δοθεί ένα όνομα. Π.χ το ADT message μπορεί να περιέχει τα ακόλουθα segments: Message Header (MSH), Event Type (EVN), Patient ID (PID), and Patient Visit (PV1). Κάθε segment ταυτοποιείται από έναν τριψήφιο κωδικό γνωστό ως Segment ID (Appendix A). Όλοι οι κωδικοί Segment ID ξεκινούν με το γράμμα Ζ.

#### Fields (Πεδία)

Πεδίο είναι μια ακολουθία χαρακτήρων.

Το HL7 δεν ενδιαφέρεται πως αποθηκεύουν τα δεδομένα τα συστήματα σε μια εφαρμογή. Όταν τα πεδία μεταδίδονται, στέλνονται ως ακολουθίες χαρακτήρων. Τα διάφορα κεφάλαια περιέχουν τους αντίστοιχους πίνακες των segments. Αυτοί οι πίνακες κατηγοριοποιούν και περιγράφουν τα πεδία δεδομένων στα segments και τη χρήση τους.

Για τον προσδιορισμό ενός segment απαιτούνται οι παρακάτω πληροφορίες για κάθε πεδίο :

Θέση (σειρά μέσα στο segment)

Είναι ο αύξων αριθμός που δείχνει τη θέση ενός data field μέσα σε ένα segment. Στους πίνακες των segments είναι η στήλη SEQ.

Μέγιστο μήκος

Είναι ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να καταλάβει ένα data field σε κάθε μία απ’τις φορές που εμφανίζεται σε ένα segment. Στους πίνακες των segments είναι η στήλη LEN.

Data type

Είναι οι περιορισμοί στα περιεχόμενα ενός data field. Στους πίνακες των segments είναι η στήλη DT.

Προαιρετικότητα (optionality)

Ορίζει αν ένα πεδίο είναι απαιτούμενο (required), προαιρετικό (optional) ή χρησιμοποιείται υπό προϋποθέσεις (conditional). Στους πίνακες των segments είναι η στήλη OPT. Οι επιλογές είναι : R – required

O – optional

C  – conditional στο trigger event ή σε κάποια fields

X – δεν χρησιμοποιείται σ’αυτό το trigger event

B – υπάρχει για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις

του HL7.

Επανάληψη (repetition)

Ορίζει αν το πεδίο μπορεί να επαναλαμβάνεται. Στους πίνακες των segments είναι η στήλη RP#. Οι επιλογές είναι :

N ή κενό – όχι επανάληψη

Υ – το πεδίο μπορεί να επαναλαμβάνεται οσεσδήποτε φορές ή όσες φορές     ορίζεται

(ακέραιος) – το πεδίο μπορεί να επαναλαμβάνεται όσες φορές ορίζει ο ακέραιος.

Πίνακας

Ο πίνακας ενός data field ορίζει τον identifier για ένα σετ κωδικοποιημένων τιμών. Στους πίνακες των segments είναι η στήλη TBL#. Το HL7 ορίζει τις τιμές των πινάκων με τρεις τρόπους : ορισμένες από το HL7, ορισμένες από τον χρήστη και ορισμένες εξωτερικά.

ID number

Μικρός ακέραιος που ορίζει το data item (τεμάχιο δεδομένων) για όλο το Standard. Στους πίνακες των segments είναι η στήλη ITEM#.

Όνομα

Tο όνομα του data item. Στους πίνακες των segments είναι η στήλη ELEMENT NAME.

#### Οριοθέτες στα Μηνύματα

Στην κατασκευή ενός μηνύματος χρησιμοποιούνται κάποιοι ειδικοί χαρακτήρες. Αυτοί είναι ο τερματιστής segment, ο διαχωριστής πεδίων, ο διαχωριστής component, ο διαχωριστής subcomponent, ο διαχωριστής επαναληψης και ο χαρακτήρας διαφυγής.

| Οριοθέτες | Προτεινόμενη Τιμή | Θέση Κωδικοποιημένου Χαρακτήρα | Χρήση |
| --- | --- | --- | --- |
| Τερματιστής Segment | <cr> (hex 0D) | - | Τερματίζει ένα segment. Η τιμή αυτή δεν μπορεί να αλλάξει κατά την υλοποίηση. |
| Διαχωριστής Πεδίων | ¦ | - | Διαχωρίζει δύο διπλανά data fields μέσα σ’ένα segment. Ακόμη διαχωρίζει το segment ID από το πρώτο data field σε κάθε segment. |
| Διαχωριστής Component | ^ | 1 | Διαχωρίζει δύο διπλανά components των data fields όπου επιτρέπεται. |
| Διαχωριστής Subcomponent | & | 4 | Διαχωρίζει δύο διπλανά subcomponents των data fields όπου επιτρέπεται. Αν δεν υπάρχουν subcomponents, τότε αυτός ο χαρακτήρας μπορεί να παραληφθεί. |
| Διαχωριστής Επανάληψης | ~ | 2 | Διαχωρίζει τις πολλαπλές αναφορές ενός πεδίου όπου επιτρέπεται. |
| Χαρακτήρας Διαφυγής | \ | 3 | Χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε πεδίο με data type ST, TX ή FT, ή με το τέταρτο component του ED data type. Ο χαρακτήρας αυτός μπορεί να παραληφθεί, εκτός αν υπάρχουν subcomponents στο μήνυμα. |

#### Data types

Τα data types αναφέρονται με αλφαβητική σειρά παρακάτω. Εκτός από το TS data type και τα data types με μέγιστο ή ελάχιστο μήκος (CE, PN, TX, FT), το μήκος των πεδίων ορίζεται στους πίνακες των segment. Το μήκος των component και subcomponent προσδιορίζεται στους ορισμούς των πεδίων. Γενικά, το HL7 δεν προσδιορίζει το μήκος των component και subcomponent. Σε κάποιους ορισμούς χρησιμοποιούνται τα “[“ και “]” , που δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα τμήματα των data type (component ή subcomponent) είναι προαιρετικά.

### AD - διεύθυνση

Components: <street address (ST)> ^ < other designation (ST)> ^ <city (ST)> ^ <state or province (ST)> ^ <zip or postal code (ST)> ^ <country (ID)> ^ <address type (ID)> ^ <other geographic designation (ST)>

Παράδειγμα :

|10 ASH LN^#3^LIMA^OH^48132|

### CD - channel definition

Components: <channel identifier (CM)> ^ <waveform source (CM)> ^ <channel sensitivity/units (CM)> ^ <channel calibration parameters (CM)> ^ <sampling frequency (NM)> ^ <minimum/maximum data values (CM)>

Αυτό το data type χρησιμοποιείται για δεδομένα ψηφιακών σημάτων. Πλήρης περιγραφή στο Κεφάλαιο 7 (7.16.2 “CD - channel definition”).

### CE - coded element (κωδικοποιημένο τμήμα)

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

Αυτό το data type μεταδίδει κωδικούς μαζί με το σχετικό κείμενο.

Παράδειγμα :

|F-11380^CREATININE^I9^2148-5^CREATININE^LN|

### CF - coded element with formatted values (κωδ/μένο τμήμα με τυποποιημένες τιμές)

Αυτό το data type μεταδίδει τους κωδικούς μαζί με το σχετικό κείμενο. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατα την πρώτη μετάδοση ενός τυποποιημένου κειμένου, το οποίο παραμένει αποθηκευμένο και χρησιμοποιείται στις αντίστοιχες περιπτώσεις ως έχει. Π.χ μια έκθεση για μια φυσιολογική ακτινογραφία. Το σύστημα που λαμβάνει αυτή την πληροφορία μπορεί να την αποθηκεύσει και σε αντίστοιχα μηνύματα να στείλει μόνο τον identifier. Άλλη μια βασική χρήση αυτού του data type είναι η μετάδοση master file records που περιέχουν τυποποιημένα κείμενα.

Components: <identifier (ID)> ^ <formatted text (FT)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ID)> ^ <alternate formatted text (FT)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

Παράδειγμα :

OBX||CF|71020^CXR^CPMC||79989^\H\Description:\N\\.sp\\ti+4\Heart is not enlarged.  There is no evidence of pneumonia, effusion, pneumothorax or any masses. \.sp+3\\H\Impression:\N\\.sp\\.ti+4\Negative chest.^CPMC

### CK - composite ID with check digit (σύνθετο ID με ψηφίο ελέγχου)

Components:  <ID number (NM)> ^ <check digit (NM)> ^ <code identifying the check digit scheme employed (ID)> ^ < assigning authority (HD)>

Αυτό το data type χρησιμοποιείται μόνο στο CDM-11-Contract number (Κεφάλαιο 8, 8.10.2.11). Αν μια πλευρά δεν χρησιμοποιεί ψηφία ελέγχου για ένα συκγεκριμένο πεδίο CK, το δεύτερο και τρίτο component δεν παίρνουν τιμές. Παράδειγμα :

|128952^6^M11^ADT01|

### CM – composite (σύνθεση)

Ένα πεδίο που είναι συνδυασμός άλλων πεδίων δεδομένων. Κάθε κομμάτι του ονομάζεται component.  Μετά την  HL7 version 2.2 δεν επιτρέπονται CM data type. Υπάρχουν μόνο για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις.

### CN - composite ID number and name

Components: <ID number (ST)> ^ <family name (FN)> ^ <given name (ST)> ^ < second and further given names or initials thereof (ST)> ^ <suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <degree (e.g., MD) (IS)> ^ <source table (IS)> ^ <assigning authority (HD)>

Subcomponents of family name:  <surname (ST)> ^ <own surname prefix (ST)> ^ <own surname (ST)> ^ <surname prefix from partner/spouse (ST)> ^ <surname from partner/spouse (ST)>

Αυτό το data type χρησιμοποιείται όταν αναγνωρίζεται ένα πρόσωπο τόσο ως κωδικοποιημένη τιμή όσο και ως όνομα. Οι πλευρές που επικοινωνούν,  για συγκεκριμένα πεδία, μπορεί να επιλέξουν να παραλείψουν το ID ή το όνομα. Παράδειγμα :

|12372^RIGGINS^JOHN^""^""^""^MD^ADT1|

### CNE – coded with no exceptions (κωδικοποιημένο χωρίς εξαιρέσεις)

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding

system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text

(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)> ^ <coding

system version ID (ST)> ^ alternate coding system version ID

(ST)> ^ <original text (ST)>

Παραδείγματα :

1. OBX|1|NM|718-7^Hemoglobin^LN||13.4|GM/DL|14-18|N||S|F<cr>

Ή

OBX|1|NM^Numeric|718-7^Hemoglobin^LN||13.4|GM/DL|14-18|N||S|F<cr>

Ή

OBX|1|NM^Numeric^HL70125|718-7^Hemoglobin^LN||13.4|GM/DL|14-

18|N||S|F<cr>

Προκειμένου να ανακτήσουμε τις πληροφορίες για τον κώδικα που χρησιμοποιούνται στο αρχικό σύστημα που δημιούργησαν τα δεδομένα, περιλαμβάνεται το εναλλακτικό σχήμα :

OBX|1|NM^Numeric^HL70125^NUM^Number^99LAB|718-

7^Hemoglobin^LN||13.4|GM/DL|14-18|N||S|F<cr>

Αν το πεδίο ήταν ορισμένο ως πεδίο value type CNE και η επιθυμητή τιμή δεν ήταν μία από τις προκαθορισμένες τιμές, τότε δε θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα έγκυρο OBX. Σε όλες τις έγκυρες περιπτώσεις  CNE πεδίων, το πεδίο του πρέπει να έχει έγκυρη τιμή από τους πίνακες.

Λάθος (μη έγκυρος identifier)

OBX|1|^^^DR^Decimal Range^99LAB^^1.1^Decimal Range|718-

7^Hemoglobin^LN||13.4|GM/DL|14-18|N||S|F<cr>

Αν το κωδικό σχήμα που χρησιμοποιούμε είναι οτιδηποτε άλλο από HL7 πίνακα για τον identifier, τότε για να είναι έγκυρο πρέπει να περιλαμβάνεται στα κωδικά σχήματα που ορίζονται στο Κεφάλαιο 7 :

OBX|1|NM|718-7^Hemoglobin^LN^^^^1.0k||13.4|GM/DL|14-

18|N||S|F<cr>

Λάθος (invalid coding scheme)

OBX|1|NM|9587-2^Hemoglobin^LOCAL^^^^1.0k||13.4|GM/DL|14-

18|N||S|F<cr>

Το έγκυρο OBX θα ήταν ως εξής :

OBX|1|NM|9587-2^Hemoglobin^99LAB^^^^6.5||13.4|GM/DL|14-

18|N||S|F<cr>

Λάθος (λείπει ο αριθμός της έκδοσης)

OBX|1|NM|718-7^Hemoglobin^LN||13.4|GM/DL|14-18|N||S|F<cr>

### CP - composite price (σύνθετη τιμή)

Components:  <price (MO)> ^ <price type (ID)> ^ <from value

(NM)> ^ <to value (NM)> ^ <range units (CE)> ^ <range type (ID)>

Subcomponents of price:  <quantity (NM)> & <denomination (ID)>

Αυτό το data type χρησιμοποιείται για να ορίσει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο μέσα σ’ ένα δεδομένο segment. Αντικαθιστά το MO της v 2.3.

Παράδειγμα :

|100.00&USD^UP^0^9^min^P~50.00&USD^UP^10^59^min^P~10.00&

USD^UP^60^999^P~50.00&USD^AP~200.00&USD^PF

~80.00&USD^DC|

### CQ - composite quantity with units (σύνθετη ποσότητα με μονάδες)

Components:  <quantity (NM)> ^ <units (CE)>

Σε μελλοντικές εκδόσεις τα πεδία  CQ αποφεύγονται γιατί τα ίδια δεδομένα μπορεί να σταλούν ως δύο διαφορετικά πεδία, ένα με την τιμή και ένα με μονάδες ως CE data type.

Παραδείγματα :

|123.7^kg|		kilograms is an ISO unit

|150^lb&&ANSI+|	weight in pounds is a customary US unit

defined within ANSI+.

### CWE – coded with exceptions (κωδικοποιημένο με εξαιρέσεις)

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding

system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text

(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)> ^ <coding

system version ID (ST)> ^ alternate coding system version ID

(ST)> ^ <original text (ST)>

Τα components 1-3 & 7 χρησιμοποιούνται με τρεις τρόπους :

Coded (κωδικοποιημένα) :

OBX|1|CWE|883-9^ABO Group^LN|1|F-D1250^Type

O^SNM3^^^^3.4|||N||F<cr>

.

OBX|1|CWE|883-9^ABO Group^LN|1|O^Type

O^HL74875^^^^2.3.1|||N||F<cr>

Uncoded (μη κωδικοποιημένα):

OBX|1|CWE|883-9^ABO Group^LN|1|^Wesnerian^SNM3^^^^3.4|||A||F<cr>

Data missing (λείπουν δεδομένα):

OBX|1|CWE|883-9^ABO Group^LN|1|NAV^Not

Available^HL70353^^^^2.3.1|||N||F<cr>

### CX - extended composite ID with check digit

Components: <ID (ST)> ^ <check digit (ST)> ^ <code identifying

the check digit scheme employed (ID)> ^ < assigning authority

(HD)> ^ <identifier type code (ID)> ^ < assigning facility

(HD) ^ <effective date (DT)> ^ <expiration date (DT)>

Παράδειγμα :

|1234567^4^M11^ADT01^MR^University Hospital|

### DLN  - driver’s license number (αριθμός του διπλώματος οδήγησης)

Components:  <license number (ST)> ^ <issuing state, province,

country (IS)> ^ <expiration date (DT)

Ορισμός : Αυτό το πεδίο περιέχει τα στοιχεία του διπλώματος οδήγησης.

### DR - date/time range (εύρος ημερομηνίας/ώρας)

Components:  <range start date/time (TS)> ^ <range end

date/time (TS)>

Subcomponents of range start date/time and range stop

date/time: YYYY[MM[DD[HHMM[SS[.S[S[S[S]]]]]]]][+/-ZZZZ] &

<degree of precision>

### DT – date (ημερομηνία)

Format : YYYY[MM[DD]]

Σε προηγούμενες εκδόσεις του HL7, αυτό το data type προσδιορίζεται πάντα από την μορφή YYYYMMDD. Στην παρούσα και τις επόμενες εκδόσεις, η ακρίβεια της ημερομηνίας μπορεί να εκφραστεί περιορίζοντας των αριθμό των ψηφίων που χρησιμοποιούνται με την μορφή YYYY[MM[DD]]. Αν και, το YYYY χρησιμοποιείται για τον ορισμότου «έτους», το YYYYMM ορίζει την ακρίβεια του μήνα, και το YYYYMMDD την ακρίβεια της «μέρας».

Παραδείγματα :

|19880704|

|199503|

### ED - encapsulated data

Components:	<source application (HD) > ^ <type of data

(ID)> ^ <data subtype (ID)> ^ <encoding (ID)> ^ <data (ST)>

Subcomponents: <namespace ID (IS)> & < universal ID (ST)> &

<universal ID type (ID)>

Αυτό το data type μεταδίδει ενθυλακωμένα (encapsulated) δεδομένα από ένα σύστημα πηγή σε ένα απομακρυσμένο σύστημα. Περιέχει την ταυτότητα της πηγής, τον τύπο των δεδομένων, την μέθοδο κωδικοποίησης των δεδομένων, και τα ίδια τα δεδομένα.

### EI – entity (οντότητα) identifier

Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^

<universal ID (ST)> ^ < universal ID type (ID)>

Το EI ορίζει μια δεδομένη οντότητα μέσα σε μια ορισμένη σειρά απο identifiers.

### FC - financial class (οικονομική κατάσταση)

Components:  <financial class (IS)> ^ <effective date (TS)>

### FN - family name

Components: <surname (ST)> ^ <own surname prefix (ST)> ^ <own

surname (ST)> ^ <surname prefix from partner/spouse (ST)> ^

<surname from partner/spouse (ST)>

Αυτό το data type επιτρέπει τον πλήρη ορισμό του επιθέτου ενός προσώπου. Όπου χρειάζεται, διαφοροποίει το επίθετο ενός προσώπου από αυτό ένος συνεργάτη ή συζύγου (στην περίπτωση που καποιο απ’ αυτά περιέχονται στο επίθετο του). Ακόμη επιτρέπει στα μηνύματα να ξεχωρίσουν κάποιο πρόθεμα (όπως “van” ή “de”) από το επίθετο.

### FT - formatted text data (δεδομένα τυποποιημένου κειμένου)

Αυτό το data type απορρέει από το string data type, επιτρέποντας την προσθήκη ενσωματωμένων εντολών μορφοποίησης. Το FT πεδίο έχει μήκος πάνω από 64k και ενδέχεται να περιέχει εντολές μορφοποίησης αναμεσα σε escape characters. Παράδειγμα :

|\.sp\(skip one vertical line)|

### HD - hierarchic designator

Components:  <namespace ID (IS)> ^ <universal ID  (ST)> ^

<universal ID type (ID)>

Το HD έχει σχεδιαστεί, και είναι πιο «ισχυρό», για τις εκδόσεις 2.1 και 2.2. στην παρούσα εκδοση έχουν προστεθεί δύο components, το <universal ID> και το  <universal ID type>. Το HD κατά κύριο λόγο ορίζει μία οντότητα (σύστημα ή εφαρμογή ή άλλο) που είναι υπεύθυνη για την διαχείρηση και την ανάθεση ενός καθορισμένου σετ περιπτώσεων identifiers (όπως αριθμός placer ή filler, identifiers ασθενή, κλπ.). Αυτή η οντότητα θα μπορούσε να είναι μια εφαρμογή περίθαλψης όπως το σύστημα εισαγωγής που αναθέτει τους identifiers του ασθενή, μία κυβερνητική οντότητα οπώς μία αρχή που αναθέτει επαγγελματικούς identifiers ή αριθμούς διπλωμάτων οδήγησης.

Η «υπεύθυνη αρχή» όπως ορίστηκε από το HD, είναι παρόμοια όσον αφορά στο ρόλο της με το σύστημα του κώδικα (και την έκδοση), ως τμήμα των κωδικοποιημένων data types: και τα δύο ορίζουν ένα σετ από τις πιο αυτόνομες περιπτώσεις identifier. Η διαφορά είναι πως το σετ των περιπτώσεων που ορίζει το HD, περιέχει identifiers «πραγματικών» αντικειμένων όπως παραγγελίες ασθενή ή κλινικές, ενώ τα κωδικοποιημένα τμήματα ορίζουν περιπτώσεις που περιέχουν κώδικες.

Παραδείγματα :

Παραδείγματα για το Universal ID. Έχουν δοθει τιμές μόνο στο δεύτερο και τρίτο component :

^1.2.344.24.1.1.3^ISO

Ένα HD που αποτελείται μόνο από ένα ISO UID.

^1.2.34.4.1.5.1.5.1,1.13143143.131.3131.1^ISO

Ένα παράδειγμα διαδικτύου (internet)

^40C983F09183B0295822009258A3290582^RANDOM

Ένα παράδειγμα RANDOM UID

Τοπικά παραδείγματα :

LAB1

Τοπική χρήση μόνο : ένα HD που μοιάζει με ένα IS data type

PathLab^PL.UCF.UC^L

Παραδείγματα που περιέχουν τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια (universal) ID types :

LAB1^1.2.3.3.4.6.7^ISO

### ID - coded value for HL7 defined tables (κωδικοποιημένη τιμή για πίνακες ορισμένους από το HL7)

Η τιμή ενός τέτοιου πεδίου ακολουθεί τους κανόνες του ST πεδίου, εκτός απ΄το γεγονός ότι την έχουμε πάρει από έναν πίνακα με έγκυρες τιμές.

### IS - coded value for user-defined tables (κωδικοποιημένη τιμή για πίνακες ορισμένους από το χρήστη)

Η τιμή ενός τέτοιου πεδίου ακολουθεί τους κανόνες του ST πεδίου, εκτός απ΄το γεγονός ότι την έχουμε πάρει από έναν πίνακα με έγκυρες τιμές, ορισμένο από τον χρήστη.

### JCC - job code/class (κωδικός εργασίας/τάξης)

Components:	<job code (IS)> ^ <job class (IS)>

#### hiddentext

### MA - multiplexed array

Components:  <sample 1 from channel 1 (NM)> ^ <sample 1 from

channel 2 (NM)> ^ <sample 1 from channel 3 (NM)> ...~<sample

2 from channel 1 (NM)> ^ <sample 2 from channel 2 (NM)> ^

<sample 2 from channel 3 (NM)> ...~
 ...

Αυτό data type χρησιμοποιείται για να παραστήσει δεδομένα σήματος από πολύπλεξη καναλιών (π.χ οι ψηφιοποιημένες τιμές από ένα μετασχηματιστή από αναλογικό σε ψηφιακό, ή από άλλη πηγή ψηφιακών δεδομένων).

### MO - money (χρήματα)

Components:  <quantity (NM)> ^ <denomination (ID)>

#### hiddentext

Παράδειγμα :

|99.50^USD|

όπου το USD είναι ο  ISO 4217 κωδικός για το δολλάριο (U.S. American dollar).

### NA - numeric array (αριθμητική σειρά)

Αυτό το data type χρησιμοποιείται για να παραστήσει μια σειρά  (array) από αριθμητικές τιμές, καθεμιά έχει data type, NM.

### NM - numeric (αριθμητικό)

Ένας αριθμός παριστάνεται ως μια σειρά από αριθμητικούς χαρακτήρες ASCII, αποτελούμενοι από ένα προαιρετικό σημείο (+ ή -), τα ψηφία και ένα προαιρετικό δεκαδικό σημείο.  Παραδείγματα :

|999|

|-123.792|

### PL - person location

Components:  <point of care  (IS)> ^ <room (IS)> ^ <bed (IS)>

^ <facility (HD)> ^ < location status  (IS )> ^ <person

location type (IS)> ^ <building (IS )> ^ <floor (IS)> ^

<location description (ST)>

Αυτό data type χρησιμοποιείται για να ορίσει την τοποθεσία ενός ασθενή μέσα σε ένα ίδρυμα περίθαλψης.

Παράδειγμα : Νοσοκομειακή Μονάδα

Μια νοσοκομειακή μονάδα στο Community Hospital: 4 East, δωμάτιο 136, κρεβάτι B

4E^136^B^CommunityHospital^^N^^^

Παράδειγμα : Κλινική

Μια κλινική στο University Hospitals: Internal Medicine Clinic που βρίσκεται στο κτίριο Briones , 3ος όροφος.

InternalMedicine^^^UniversityHospitals^^C^Briones^3^

Παράδειγμα : Σπίτι

Ο ασθενής περιθάλπεται στο σπίτι του.

^^^^^H^^^

### PN - person name (όνομα προσώπου)

Components:  <family name (FN) > ^ <given name (ST)> ^ <

second and further given names or initials thereof (ST)>  ^

<suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <prefix (e.g., DR) (ST)> ^

<degree (e.g., MD) (IS)>

Subcomponents of family name:  <surname (ST)> &<own surname

prefix (ST)> &<own surname (ST)> &<surname prefix from

partner/spouse (ST)> &<surname from partner/spouse (ST)>

Αυτό το data type περιλαμβάνει πολλαπλά ανεξάρτητα components κειμένου. Το σύστημα που στέλνει πρέπει να στείλει κεφαλαία και μικρά ή μόνο κεφαλαία. Το σύστημα που λαμβάνει τα μετατρέπει όλα σε κεφαλαία αν απαιτείται. Παράδειγμα :

|SMITH^JOHN^J^III^DR^PHD|

### PPN - performing person time stamp

Components: <ID number (ST)> ^ <family name (FN)> ^ <given

name (ST) ^ <second and further given names or initials

thereof (ST)> ^ <suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <prefix

(e.g., DR) (ST)> ^ <degree (e.g., MD) (IS)> ^ <source table

(IS)> ^ <assigning authority (HD)> ^ <name type code(ID)>  ^

<identifier check digit (ST)> ^ <code identifying the check

digit scheme employed (ID )> ^ <identifier type code (IS)> ^

<assigning facility (HD)> ^ < date/time action performed

(TS)> ^ <name representation code (ID)> ^ <name context (CE)>

^ <name validity range (DR)> ^ <name assembly order (ID)>

Subcomponents of family name:  <surname (ST)> &<own surname

prefix (ST)> &<own surname (ST)> &<surname prefix from

partner/spouse (ST)> &<surname from partner/spouse (ST)>

Subcomponents of name context: <identifier (ST)> & <text (ST)>

& <name of coding system (IS)> & <alternate identifier (ST)>

& <alternate text (ST)> & <name of alternate coding system

(IS)>

Subcomponents of name validity range:  <date range start

date/time (TS)> & <date range end date/time (TS)>

Αυτό το data type είναι το ισοδύναμο με ένα is XCN data type σε συνδυασμό με ένα TS data type. Παρολαυτά, απ’την στιγμή που το HL7 δεν υποστηρίζει subcomponents στην Version 2.3, το XCN data type έχει εξαλειφθεί.

### PT - processing type (τύπος επεξεργασίας)

Components:	<processing ID (ID)> ^ <processing mode (ID)>

Αυτό το data type δείχνει αν η επεξεργασία ενός μηνύματος γίνεται με τους κανόνες επεξεργασίας, όπως αυτοί ορίζονται στο Επίπεδο 7 του HL7.

### QIP - query input parameter list (εισαγωγή λίστας παραμέτρων ερωτήσεων)

Components: <segment field name (ST) > ^ <value1 (ST) & value2

(ST) & value3 (ST) ...>

Παράδειγμα :

|@PID.5.1^EVANS|

### QSC - query selection criteria (επιλογή κριτηρίων ερωτήσεων)

Components: <segment field name(ST)> ^ <relational operator

(ID)> ^ <value (ST)> ^ <relational conjunction (ID)>

Παράδειγμα :

|@PID.5.1^EQ^EVANS|

Ορισμός : Αυτό το πεδίο προσδιορίζει τους όρους που επιτρέπουν την επιστροφή στην απόκριση της ερώτησης. (Αυτό το πεδίο δίνει τις ίδιες πληροφορίες με το “WHERE” στην έκφραση SQL μιας ερώτησης, αλλά έχει διαφορετική μορφή.)

### RCD - row column definition

Components: <segment field name (ST)> ^ <HL7 data type (ID)> ^

<maximum column width (NM)>

Παράδειγμα : προσδιορίζει την στήλη που περιέχει την τιμή του component του  «τελευταίου ονόματος» του PID-5, εκφρασμένο ως ένα ST data type με μέγιστο εύρος 20.

|@PID.5.1^ST^20|

Ορισμός : Ορίζει την μορφή μιας στήλης όσον αφορά το όνομα πεδίου ενός segment  (segment field name), το data type, και το μέγιστο μήκος.

### RI - repeat interval

Components:  <repeat pattern (IS)> ^ <explicit time interval

(ST)>

Ορισμός : Αυτό το πεδίο περιέχει το μεσοδιάστημα δύο επαναλαμβανόμενων συναντήσεων. Όταν το component δεν έχει τιμή το default δείχνει ότι το ραντεβού θα συμβεί μια φορά. Ο ορισμός αυτού του πεδίου είναι ισοδύναμος με αυτόν του πεδίου Quantity/Timing Κεφάλαιο 4.

### RP - reference pointer (δείκτης αναφοράς)

Components:  <pointer (ST) > ^ < application ID (HD)> ^ <type

of data (ID)> ^ <subtype (ID)>

Αυτό το data type μεταδίδει πληροφορίες για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε κάποιο άλλο σύστημα. Περιέχει ένα δείκτη αναφορας που αναγνωρίζει ειδικά τα δεδομένα στο άλλο σύστημα, την ταυτότητα του συστήματος και το είδος των δεδομένων. Παράδειγμα :

|1234A321634BC^EFC^SD|

### SAD – street address (οδός-διεύθυνση)

Components: <street or mailing address (ST)> ^ <street name

(ST)> ^ <dwelling number (ST)>

### SCV - scheduling class value pair

Components:  <parameter class (IS)> ^ <parameter value (ST)>

Μόνο για χρήση με το κεφάλαιο σχεδιασμού.

Ορισμός : Αυτό το data type χρησιμοποιείται για την επικοινωνία των παραμέτρων και προτιμήσεων στην αίτηση του filler, για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων ώστε να κανονιστεί ένα ραντεβού.

### SI - sequence ID (ID ακολουθίας)

Ένας θετικός ακέραιος με τη μορφή ενός NM πεδίου. Οι χρήσεις αυτού του data type προσδιορίζονται στα κεφάλαια που εμφανίζεται..

### SN - structured numeric

Components:  <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^

<separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

Αυτό το data type χρησιμοποιείται για να εκφράσει καθαρά αριθμητικά κλινικά αποτελέσματα μαζί με τις παρατηρήσεις. Αυτό δίνει την δυνατότητα στα συστήματα που λαμβάνουν, να αποθηκεύουν τα components ξεχωριστά, και βοηθά την χρήση ερωτήσεων με αριθμητικά δεδομένα. Παραδείγματα :

|>^100|			(greater than 100)

|^100^-^200|		(equal to range of 100 through 200)

|^1^:^228|		(ratio of 1 to 128, e.g., the

results of a serological test)

|^2^+|			(categorical response, e.g., occult

blood positivity)

### SRT – sort order (συντόμευση)

Components: <sort-by field(ST)> ^ <sequencing (ID)>

Ορίζει τις παραμέτρους της συντόμευσης της απόκρισης και την μέθοδο που αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Παράδειγμα : Σε μία αποκρίση (σε ερώτηση) που δίνεται σε πίνακα, όπου τα δεδομένα που επιστρέφονται αναγνωρίζονται από το όνομα της στήλης, το SRT θα μοιάζει με |LastName^A~FirstName^A|

Παράδειγμα : Σε μία αποκρίση (σε ερώτηση) με τη μορφή segment, όπου τα δεδομένα που επιστρέφονται αναγνωρίζονται από το segment και το  offset, το πεδίο SRT θα έκανε χρήση ονοματοδοσίας πεδίου segment,

|PID.3.1^A~PID.3.2|

### ST - string data (δεδομένα σειράς χαρακτήρων)

Οποιοσδήποτε ACSII χαρακτήρας που μπορεί να παρουσιαστεί και να τυπωθεί (δεκαεξαδικές τιμές μεταξύ 20 και 7Ε, ή ACSII δεκαδικές τιμές μεταξύ 32 και 126), εκτός από τους ορισμένους ως escape characters και delimiter characters.  Παράδειγμα :

|almost any data at all|

### TM – time (χρόνος)

Format: HH[MM[SS[.S[S[S[S]]]]]][+/-ZZZZ]

Σε προηγούμενες εκδόσεις του HL7, αυτό το data type ήταν ορισμένο με τη μορφή HHMM[SS[.SSSS]][+/-ZZZZ] με χρήση 24ωρης ένδειξης ρολογιού. Στην παρούσα και τις μελλοντικές εκδόσεις, η ακρίβεια του χρόνου εκφράζεται περιορίζοντας των αριθμό των ψηφίων στην προηγούμενη μορφή. Μετά από συμφωνία μεταξύ των πλευρών που επικοινωνούν, μπορεί να χρησιμοποιείται αυτή η μορφή για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις.

Έτσι, το HH χρησιμοποιείται για την ακρίβεια στην «ωρα», το HHMM χρησιμοποιείται για την ακρίβεια στο «λεπτό», το HHMMSS χρησιμοποιείται για την ακρίβεια στο «δευτερόλεπτο», και το  HHMMSS.SSSS χρησιμοποιείται για την ακρίβεια στο δεκατοχιλιοστό του δευτερολέπτου.  Σε καθεμια από τις παραπάνω περιπτώσεις, η χρονική ζώνη είναι προαιρετικό component.

Σημείωση :  	Η χρονική ζώνη [+/-ZZZZ], όταν χρησιμοποιείται, περιορίζεται στις έγκυρες-ορισμένες χρονικές ζώνες και παριστάνεται με την μορφή HHMM.

Παραδείγματα :

|235959+1100|		1 second before midnight in a time

zone eleven 
				hours ahead of Universal

Coordinated Time (i.e.,
				east of Greenwich).

|0800|				Eight AM, local time of the

sender.

|093544.2312|		44.2312 seconds after Nine

thirty-five AM, local time

of sender.

|13|				1pm (with a precision of

hours), local time of sender.

### TN - telephone number

Για χρήση στις ΗΠΑ ο αριθμός τηλεφώνου έχει την μορφή :

Format:  [NN] [(999)]999-9999[X99999][B99999][C any text]

Τα προαιρετικά δυο πρώτα ψηφία είνια ο κωδικός της χώρας. Η προαιρετική ποσότητα X  δίνει μια επέκταση. Η προαιρετική ποσότητα B δίνει έναν κωδικό beeper. Η προαιρετική ποσότητα C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σχόλια του τύπου, Μετά τις 6:00. Παραδείγματα :

|(415)925-0121X305|

|234-4532CWEEKENDS|

### TQ - timing quantity (ποσότητα χρόνου)

Περιγράφει πότε μια υπηρεσία πρέπει να πραγματοποιηθεί και πόσο συχνά.

### TS - time stamp

Format:  YYYY[MM[DD[HHMM[SS[.S[S[S[S]]]]]]]][+/-ZZZZ]^<degree

of precision>

Περιέχει την ακριβή ώρα ενός γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων  ημερομηνίας και χρόνου.

Παραδείγματα :

|19760704010159-0500|

1:01:59 on July 4, 1976 in the Eastern Standard Time zone (USA).

|19760704010159-0400|

1:01:59 on July 4, 1976 in the Eastern Daylight Saving Time zone (USA).

|198807050000|

Midnight of the night extending from July 4 to July 5, 1988 in the local time zone of the sender.

### TX - text data  (δεδομένα κειμένου)

Δεδομένα σειράς χαρακτήρων με δυνατότητα εξοδου σε τερματικό ή σε εκτυπωτή.  Παράδειγμα :

|  leading spaces are allowed.|

### VH - visiting hours (ώρες επίσκεψης)

Components:  <start day range (ID)> ^ <end day range (ID)> ^

<start hour range (TM)> ^ <end hour range (TM)>

Ορισμός : Αυτό το data type περιέχει τις ώρες επισκεπτηρίου ενός ασθενή.

### VID – version identifier (identifier έκδοσης)

Components:  <version ID (ID)> ^ <internationalization code

(CE)> ^ <international version ID (CE)

### XAD - extended address (διευρημένη διεύθυνση)

Components: <street address (SAD)> ^ <other designation (ST)>

^ <city (ST)> ^ <state or province (ST)> ^ <zip or postal

code (ST)> ^ <country (ID)> ^ < address type (ID)> ^ <other

geographic designation (ST)> ^ <county/parish code (IS)> ^ <census tract (IS)> ^ <address representation code

(ID)> ^ <address validity range (DR)>

Subcomponents of street address (SAD): <street or mailing

address (ST)> & <street name (ST)> & <dwelling number

(ST)>Subcomponents of address validity range (DR):  <date

range start date/time (TS)> & <date range end date/time (TS)>

Παράδειγμα για χρήση στις ΗΠΑ :

|1234 Easy St.^Ste. 123^San

Francisco^CA^95123^USA^B^^SF^|

This would be formatted for postal purposes as

1234 Easy St.

Ste. 123

San Francisco CA 95123

Παράδειγμα για χρήση στην Αυστραλία :

|14th Floor^50 Paterson St^Coorparoo^QLD^4151|

This would be formatted for postal purposes using the

same rules as for the American example as

14th Floor

50 Paterson St

Coorparoo QLD 4151

### XCN - extended composite ID number and name for persons

Components:  <ID number (ST)> ^ <family name (FN)> ^ <given

name (ST)> ^ <second and further given names or initials

thereof (ST)> ^ <suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <prefix

(e.g., DR) (ST)> ^ <degree (e.g., MD) (IS)> ^ <source table

(IS)> ^ <assigning authority (HD)> ^ <name type code (ID)>  ^

<identifier check digit (ST)> ^ <code identifying the check

digit scheme employed (ID)> ^ <identifier type code (IS)> ^

<assigning facility (HD)> ^ <name representation code (ID)> ^

<name context (CE)> ^ <name validity range (DR)> ^ <name

assembly order (ID)>

Subcomponents of family name:  <surname (ST)> & <own surname

prefix (ST)> & <own surname (ST)> & <surname prefix from

partner/spouse (ST)> & <surname from partner/spouse (ST)>

Subcomponents of assigning authority:  <namespace ID (IS)> &

<universal ID (ST)> & <universal ID type (ID)>

Subcomponents of assigning facility:  <namespace ID (IS)> &

<universal ID (ST)> & <universal ID type (ID)>

Subcomponents of name context: <identifier (ST)> & <text (ST)>

& <name of coding system (IS)> & <alternate identifier (ST)>

& <alternate text (ST)> & <name of alternate coding system

(IS)>

Subcomponents of name validity range:  <date range start

date/time (TS)> & <date range end date/time (TS)>

Αυτό το data type χρησιμοποιείται ευρύτατα και εμφανίζεται στα PV1, ORC, RXO, RXE, OBR και SCH segments , όπως και σε άλλα, όπου χρειάζεται να προσδιοριστεί το ID number και το όνομα ένος προσώπου.

Παράδειγμα χωρίς υπεύθυνη αρχή ή υπεύθυνη υπηρεσία :

|1234567^Smith^John^J^III^DR^PHD^ADT01^^L^4^M11^MR|

Πραδείγματα με υπεύθυνη αρχή και υπεύθυνη υπηρεσία :

12188^Semmelweiss^Samuel^S^IV^Dr^MD^^&Provider

Master.University Hospitals&L^L^9^M10^DN^&Fairview

Hospital.University Hospitals&L^A

10535^van

Beethoven&van^Ludwig^A^III^Dr^PHD^^&MPI.University

Hospitals&L^L^3^M10^MR^&Fairview

Hospital.University Hospitals&L^A

### XON - extended composite name and identification number for organizations (διευρυμένο σύνθετο όνομα και αριθμός ταυτοποίησης για οργανισμούς)

Components:  <organization name (ST)> ^ <organization name

type code (IS)> ^ <ID number (NM)> ^ <check digit (NM)> ^

<code identifying the check digit scheme employed (ID)> ^

<assigning authority  (HD)> ^ <identifier type code (IS)> ^

<assigning facility ID (HD)> ^ <name representation code(ID)>

Subcomponents of assigning authority:  <namespace ID (IS)> &

<universal ID (ST)> & <universal ID type (ID)>

Subcomponents of assigning facility:  <namespace ID (IS)> &

<universal ID (ST)> & <universal ID type (ID)>

Αυτό το data type χρησιμοποιείται στα πεδία (π.χ, PV2-23, NK1-13, PD1-3, OBR-44)  για τον προσδιορισμό του ονόματος και του αριθμού ID ενός οργανισμού.

Παράδειγμα 1:

Fairview Hospital^L^716^9^M10^&Hospital

Master.University

Hositals&L^XX^&Central Offices.University

Hospitals&L^A

Παράδειγμα 2:

Fairview Hospital^L^4544^3^M10^HCFA^XX^^A

### XPN - extended person name (διευρυμένο όνομα προσώπου)

Components:	In Version 2.3, replaces the PN data type.

<family name (FN)> ^ <given name (ST)> ^ <second and further

given names or initials thereof (ST)> ^ <suffix (e.g., JR or

III) (ST)> ^ <prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <degree (e.g., MD)

(IS)> ^ <name type code (ID) > ^ <name representation code

(ID)> ^ <name context (CE)> ^ <name validity range (DR)> ^

<name assembly order (ID)>

Subcomponents of family name:  <surname (ST)> ^ <own surname

prefix (ST)> ^ <own surname (ST)> ^ <surname prefix from

partner/spouse (ST)> ^ <surname from partner/spouse (ST)>

Subcomponents of name context: <identifier (ST)> & <text (ST)>

& <name of coding system (IS)> & <alternate identifier (ST)>

& <alternate text (ST)> & <name of alternate coding system

(IS)>

Subcomponents of name validity range:  <date range start

date/time (TS)> & <date range end date/time (TS)>

Παράδειγμα :

|Smith^John^J^III^DR^PHD^L|

### XTN - extended telecommunication number (διευρυμένος τηλεφωνικός αριθμός)

Components:  [NNN] [(999)]999-9999 [X99999] [B99999] [C any

text] ^ <telecommunication use code (ID)> ^

<telecommunication equipment type (ID)> ^ <email address

(ST)> ^ <country code (NM)> ^ <area/city code (NM)> ^ <phone

number (NM)> ^ <extension (NM)> ^ <any text (ST)>

Παράδειγμα :

(415)555-3210^ORN^FX^

### Χρήση Ακολουθιών Διαφυγής (escape sequences) σε Πεδία Κειμένου

#### Formatting Codes (κωδικοί μορφοποίησης)

Όταν ένα πεδίο τύπου TX, FT, ή CF κωδικοποιείται , ο χαρακτήρας escape μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σημειώσει συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πεδίο του κειμένου. Παρακάτω ορίζονται escape ακολουθίες :

| \H\ | Αρχή highlighting |
| --- | --- |
| \N\ | Κανονικό κείμενο (τέλος highlighting) |
| \F\ | Διαχωριστής πεδίου (field separator) |
| \S\ | Διαχωριστής component (component separator) |
| \T\ | Διαχωριστής subcomponent (subcomponent separator) |
| \R\ | Διαχωριστής επανάληψης (repetition separator) |
| \E\ | Χαρακτήρας διαφυγής (escape character) |
| \Xdddd...\ | Δεκαεξαδικά δεδομένα (hexadecimal data) |
| \Zdddd...\ | Τοπικά ορισμένη ακολουθία διαφυγής (locally defined escape sequence) |

Καμιά ακολουθία διαφυγής δεν πρέπει να εσωκλείει άλλη ακολουθία διαφυγής.

### Escape sequences supporting multiple character sets for, FT, ST, and TX data types (Escape sequences που υποστηρίζουν πολλαπλά σετ  χαρακτήρων για FT, ST και TX data types)

\Cxxyy\	σετ χαρακτήρων ενός byte ακολουθίας διαφυγής (escape sequence) με δύο δεκαεξαδικές τιμές, xx και yy, οι οποίες δείχνουν την ακολουθία διαφυγής που έχει οριστεί για ένα από τα πρότυπα χαρακτήρων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο μήνυμα (π.χ.ISO-IR xxx).

\Mxxyyzz\	σετ χαρακτήρων πολλαπλών byte ακολουθίας διαφυγής (escape sequence) με τρεις δεκαεξαδικές τιμές, xx, yy και zz. η zz  είναι προαιρετική.

### Highlighting

Η εφαρμογή που στέλνει ένα μήνυμα θέλει να δώσει έμφαση σε κάποιους χαρακτήρες, αλλά η μέθοδος που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από την εφαρμογή που λαμβάνει το μήνυμα. Για παράδειγμα το τμήμα μηνύματος :

DSP|     TOTAL CHOLESTEROL    \H\240*\N\   [90 - 200]

μπορεί  να παρουσιαστεί σε οθόνη ή σε μια γραπτή έκθεση ως εξής :

TOTAL CHOLESTEROL        240*    [90 - 200]

Ενώ ένα άλλο σύστημα μπορεί να χρωμάτιζε το 240* κόκκινο.

### Special character (ειδικός χαρακτήρας)

Οι ειδικοί χαρακτήρες ακολουθιών διαφυγής (\F\, \S\, \R\, \T\, και \E\) επιτρέπουν στους χαρακτήρες να μπαίνουν ως δεδομένα πεδίου κειμένου. Για παράδειγμα το τμήμα μηνύματος

DSP|	TOTAL CHOLESTEROL     180  \F\90 - 200\F\

DSP|	\S\----------------\S\

Θα παρουσιαζόταν ως εξής :

TOTAL CHOLESTEROL     180  |90 - 200|

^----------------^

### Hexadecimal (δεκαεξαδικές)

Όταν έχουμε δεκαεξαδικές ακολουθίες διαφυγής (\Xdddd...\) το X πρέπει να ακολουθείται από 1 ή περισσότερα ζεύγη δεκαεξαδικών ψηφίων (0, 1,  . . . , 9, A,  . . . , F).

### Formatted text (μορφοποιημένο κείμενο)

Για το πεδίο του FT data type, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες εντολές :

| .sp <number> | End current output line and skip <number> vertical spaces. <number> is a positive integer or absent. If <number> is absent, skip one space. The horizontal character position remains unchanged. Note that for purposes of compatibility with previous versions of HL7, “^\.sp\” is equivalent to “\.br\.” |
| --- | --- |
| .br | Begin new output line. Set the horizontal position to the current left margin and increment the vertical position by 1. |
| .fi | Begin word wrap or fill mode. This is the default state. It can be changed to a no-wrap mode using the .nf command. |
| .nf | Begin no-wrap mode. |
| .in <number> | Indent <number> of spaces, where <number> is a positive or negative integer. This command cannot appear after the first printable character of a line. |
| .ti <number> | Temporarily indent <number> of spaces where number is a positive or negative integer. This command cannot appear after the first printable character of a line. |
| .sk < number> | Skip <number> spaces to the right. |
| .ce | End current output line and center the next line. |

### Local (τοπικά)

Όταν χρησιμοποιούμε την τοπική escape ακολουθία (\Zdddd...\), το Z πρέπει να ακολουθείται από χαρακτήρες που είναι έγκυροι σε ένα πεδίο TX.

#### Κανόνες Κατασκευής Μηνύματος

Βήμα 1 	Κατασκευή των segments με την σειρά που ορίζεται για το μήνυμα. Κάθε μήνυμα κατασκευάζεται ως εξής :

οι πρώτοι τρεις χαρακτήρες είναι το segment ID code

κάθε πεδίο δεδομένων εισάγεται στο segment με τον ακόλουθο τρόπο:

- τοποθετείται ένας διαχωριστής πεδίων στο segment

- αν δεν είναι παρούσα η τιμή, δεν χρειάζονται άλλοι χαρακτήρες

- αν είναι παρούσα η τιμη (αλλά null), τότε τοποθετούνται στο πεδίο οι χαρακτήρες “”””

- αλλιώς, τοποθετούμε τους χαρακτήρες της τιμής στο segment.

- αν ο ορισμός του πεδίου επιβάλλει το σπάσιμο του σε components, ακολουθούμε τους κανόνες :

- αν περιέχονται περισσότερα από ένα components διαχωρίζονται από τον διαχωριστή component

- τα components που είναι παρόντα αλλά null παριστάνονται από τους χαρακτήρες ""

- για τα components που είναι απόντα δεν περιλαμβάνονται καθόλου χαρακτήρες στο component

- τα components στο τέλος ενός πεδίου πρέπει να παρουσιαστούν με διαχωριστές component. Για παράδειγμα, τα δύο παρακάτω πεδία δεδομένων είναι ισοδύναμα :

|ABC^DEF^^| and |ABC^DEF|.

- αν ο ορισμός του component επιβάλλει το σπάσιμό του σε  subcomponents, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κανόνες :

- αν περιλαμβάνονται περισσότερα από ένα subcomponents διαχωρίζονται από τον διαχωριστη subcomponent

- τα subcomponents που είναι παρόντα αλλά null παριστάνονται από τους χαρακτήρες ""

- για τα subcomponents που είναι απόντα δεν περιλαμβάνονται καθόλου χαρακτήρες στο subcomponent

- τα subcomponents που είναι απόντα στο τέλος ενός component πρέπει να παριστάνονται με διαχωριστές subcomponent. Για παράδειγμα, τα δύο components είναι ισοδύναμα :

^XXX&YYY&&^ and ^XXX&YYY^.

- αν ο ορισμός του πεδίου επιτρέπει επανάληψη κάποιου πεδίου, τότε χρησιμοποιείται ο διαχωριστής επανάληψης αν μεταδίδονται περισσότερες από μία περιπτώσεις. Ο διαχωριστής επανάληψης τοποθετείται ανάμεσα στις περιπτώσεις. Αν μεταδίδονται τρεις περιπτώσεις, θα έχουμε δύο διαχωριστές επανάληψης. Στο ακόλουθο παράδειγμα, στέλνονται δύο περιπτώσεις τηλεφωνικών αριθμών :

|234-7120~599-1288B1234|

επαλαλαμβάνουμε το Βήμα 1b για όλα τα πεδία που θέλουμε να στείλουμε. Αν όλα τα πεδία δεδομένων που βρίσκονται στον ορισμό του segment δεν είναι παρόντα, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβουμε περισσότερους οριοθέτες.

τερματίζουμε κάθε segment με ένα ASCII carriage return χαρακτήρα.

Step 2	Επαναλαμβάνουμε το Βήμα 1 ώσπου να κατασκευάσουμε όλα τα segments.

Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται στην παραλαβή των HL7 μηνυμάτων και στην μετατροπή των περιεχομένων τους σε τιμές δεδομένων :

αγνοούμε segments, πεδία, components, subcomponents, και επιπλέον επαναλήψεις ενός πεδίου που είναι παρόντα αλλά όχι αναμενόμενα.

αντιμετωπίζουμε τα segments που περιμέναμε αλλά είναι απόντα, σαν να αποτελούνται εξολοκλήρου από πεδία που δεν είναι παρόντα

αντιμετωπίζουμε τα πεδία και τα components που ήταν αναμενόμενα αλλά δεν περιλαμβάνονται σε ένα segment, ως απόντα.

### Μορφή Κεφαλαίων για τον ορισμό των HL7 Μηνυμάτων

Τα διάφορα κεφάλαια αυτού του προτύπου περιγράφουν μηνύματα που ανταλλάσονται μεταξύ εφαρμογών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάθε κεφάλαιο είναι οργανωμένο ως εξής :

α) σκοπός. Είναι μια εισαγωγή που περιγράφει τον σκοπό του κεφαλαίου, περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες και ιδέες.

β) trigger events και μηνύματα.  Υπάρχει μια λίστα από trigger events. Για κάθε trigger event ορίζονται τα μηνύματα που ανταλλάσονται όταν συμβαίνει το trigger event, σύμφωνα με το συντακτικό HL7 ως εξής :

Κάθε μήνυμα ορίζεται με ειδικό συμβολισμό που περιλαμβάνει τη λίστα των segment IDs και τη σειρά που εμφανίζονται μέσα στο μήνυμα. Τα άγκυστρα, { . . . }, υποδεικνύουν μία ή περισσότερες επαναλήψεις της ομάδας των segments που εσωκλείει. (Φυσικά, η ομάδα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ένα μόνο segment.) Οι αγκύλες, [  . . . ], δείχνουν πως η ομάδα των segment που εσωκλείουν είναι πτοαιρετική. Αν μια ομάδα από segments είναι προαιρετική και μπορεί να επαναλαμβάνεται πρέπει να βρισκεται μέσα σε αγκύλες και άγκυστρα, { [ . . . ] }.

γ) message segments. Τα segments που προσδιορίζονται σε κάθε κεφάλαιο στη συνέχεια παρουσιάζονται σε μια λίστα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστη και κατανοητή στο μέγιστο δυνατό.

δ) παραδείγματα.  Περιλαμβάνονται ολοκλήρωμένα μηνύματα.Complete messages are included.

ε) υλοποίηση. Εδώ περιλαμβάνονται ειδικές συμπληρωματικές πληροφορίες και θέματα χρήσιμα στο σχεδιασμό μιας υλοποίησης.

στ) θέματα υπό συζήτηση.  Εδώ περιλαμβάνονται θέματα που ακόμη βρίσκονται υπό συζήτηση ή απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία.

### Κανόνες Επεξεργασίας Εφαρμογής (Επίπεδο 7)

Οι κανόνες επεξεργασίας που περιγράφονται εδώ εφαρμόζονται σε όλες τις ανταλλαγές μηνυμάτων, είτε χρησιμοποιούνται είτε όχι οι κανόνες του HL7 ή άλλου Πρωτοκόλλου Χαμηλότερου Επιπέδου. Περιλαμβάνουν :

τους κανόνες επεξεργασίας της εφαρμογής για ένα ειδικό τύπο επεξεργασίας, όπου η επεξεργασία διαφέρει. Αυτός ο τύπος παραμένει στο specification μόνο για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις.

ένα πρωτόκολλο προαιρετικού αριθμού ακολουθίας

ένα προαιρετικό πρωτόκολλο για την συνέχεια ενός πολύ μεγάλου μηνύματος

Λόγω του ότι το πρωτόκολλο περιγράφει την ανταλλαγή μηνυμάτων, περιγράφεται με βάση δύο οντότητες, το σύστημα αρχικοποιιήσης και το σύστημα απόκρισης. Το καθένα απ’αυτά είναι αποστολέας και δέκτης μηνυμάτων. Το σύστημα αρχικοποίησης στέλνει πρώτο και μετά λαμβάνει, ενώ το σύστημα απόκρισης πράτα λαμβάνει και μετά στένει.

Αυτή η ανταλλαγή γίνεται ως εξής :

Βήμα 1 	το σύστημα αρχικοποίησης κατασκευάζει ένα HL7 μήνυμα και το στέλνει στο σύστημα απόκρισης

Βήμα 2	ο δέκτης παίρνει το μήνυμα και

2.1	όταν ισχύουν οι κανόνες original acknowledgment rules apply:

α) συντάσει έγκυρα το μήνυμα. Αν αποτύχει καρασκευάζεται ένα reject message και στέλνεται στο αρχικό σύστημα. Αν δεν αποτύχει, συνεχίζει στο επόμενο βήμα (2.1,β).

β) περνάει το μήνυμα στην εφαρμογή, η οποία :

- δημιουργεί ένα μήνυμα απόκρισης (response message), ή

- δημιουργεί ένα μήνυμα λάθους (error message), ή

- δημιουργεί ένα μήνυμα απόρριψης (reject message)

γ)  στέλνει το response, error, ή reject message

Το σύστημα αρχικοποίησης περνα το μήνυμα στο δικό του επίπεδο εφαρμογής.

2.2	όταν ισχύουν κανόνες enhanced acknowledgment :

α) το σύστημα απόκρισης λαμβάνει το μήνυμα και φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευσή του. Αυτό σημαίνει πως το σύστημα απόκρισης απαλλάσει το αρχικό σύστημα από την υποχρέωση να ξαναστείλει το μήνυμα. Στην συνέχεια ελέγχει το message header record για να αποφασίσει αν το σύστημα αρχικοποίησης περιμένει ένα acknowledgment message αποδοχής, που να δείχνει ότι έλαβε το μήνυμα επιτυχώς και είναι αποθηκευμένο. Σ’ αυτή την περίπτωση κατασκευάζει ένα acknowledgment message αποδοχής και το επιστρέφει στο σύστημα αρχικοποίησης.

β) σ’ αυτό το σημείο οι απαιτήσεις των εφαρμογών καθορίζουν αν χρειάζεται να έχουμε ανταλλαγή περισσότερων πληροφοριών ή όχι. Αυτή η ανταλλαγή αναφέρεται ως application acknowledgment και περιλαμβάνει πληροφορίες που κυμαίνονται από απλή εγκυρότητα έως σύνθετη απόκριση εφαρμογής (complex application-dependen response). Αν το σύστημα που λαμβάνει αναμένεται να επιστρέψει μια σύνθετη απόκριση εφαρμογής, αρχικοποιεί μια καινούρια ανταλλαγή μηνυμάτων. Αυτή τη φορά οι ρόλοι για τα δύο συστήματα αντιστρέφονται.

### Acknowledgment Messages

### ACK - general acknowledgment (γενική)

| ACK^varies^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### MCF -  delayed acknowledgment (καθυστερημένη)

### Το πρώτο MCF μήνυμα έχει ως εξής :

| MCF^varies^ACK | Delayed Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### Το δεύτερο MCF μήνυμα έχει ως εξής :

| MCF^varies^ACK | Delayed Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### Message Control Segments

### ADD - addendum segment

To ADD segment χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συνέχειας από ένα προηγούμενο segment,σε ένα μήνυμα που έχει συνέχεια.

### BHS - batch header segment

Το  BHS segment προσδιορίζει την αρχή μιας ομάδας segment.

### BTS - batch trailer segment

Το  BHS segment προσδιορίζει το τέλος μιας ομάδας segment.

### DSC - continuation pointer segment

Το  DSC segment χρησιμοποείται στο πτωτόκολλο συνέχειας.

### ERR - error segment

Το ERR segment χρησιμοποιείται για την προσθήκη σχόλιων για τα λάθη στα acknowledgment messages.

### FHS - file header segment

Το FHS segment χρησιμοποιείται για την οργάνωση ενός αρχείου (file = group of batches).

### FTS - file trailer segment

Το FTS segment πρσδιορίζει το τέλος ενός αρχείου.

### MSA - message acknowledgment segment

Το MSA segment περιέχει πληροφορίες που στάλθηκαν όταν γινόταν η acknowledgment κάποιου άλλου μηνύματος.

### MSH - message header segment

Το  MSH segment προσδιορίζει την πηγή, τον προορισμό και κάποιες λεπτομέριες της σύνταξης του μηνύματος.

## Chapter 3: Patient Administration

### Σκοπός

Η διαδικασία της Διαχείρησης Ασθενή προϋποθέτει την συλλογή πληροφοριών σχετικών με τα δημογραφικά στοιχεία και τις επισκέψεις του ασθενή. Το κεφάλαιο αυτό προσδιορίζει τις ενέργειες που παίρνουν μέρος στο standard, δηλαδή τα μηνύματα (messages) τα οποία συντάσσονται με βάση τους εσωτερικούς κανόνες του HL7.

### Trigger Events-Message Definitions

Όλα τα events που περιγράφονται περιλαμβάνουν δύο κύρια μέρη: το ΑDT Message και το ACK response (General Acknowledgment). Αυτά είναι τα Α01-Α55 και Α60-62 events. Υπάρχουν και τα  Q21-24 και K21-24, των οποίων τα κυρια μέρη είναι το QBP Message (Query By Parameter) και το RSP Message (Segment Pattern Response).

### ADT/ACK – ειδοποίηση εισαγωγής/επίσκεψης (event A01)

Το A01 event χρησιμοποιείται μόνο για ασθενείς που έχουν εισαχθεί ("Admitted") σε κάποια μονάδα περίθαλψης και σηματοδοτεί της έναρξη της διαμονής ενός ασθενή σε αυτή τη μονάδα. Συνήθως, οι πληροφορίες που απαιτούνται, εισάγονται στο σύστημα Διαχείρησης Ασθενή (Patient Administration system) και μεταδίδονται στις νοσοκομειακές μονάδες και στα βοηθητικά τμήματα. Για παράδειγμα, ένα  A01 event μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σημειώσει : το φαρμακευτικό σύστημα με το οποίο έχει γίνει δεκτός ένας ασθενής και πιθανότατα την συνταγή καποιων φαρμάκων, το πλάνο περίθαλψης ενός ασθενή, το σύστημα ασφάλισης του, το σύστημα διατροφής, τα συστήματα εργαστηρίου, παθολογίας και ακτίνων  στα οποία έχει γίνει δεκτός ένας ασθενής και θα λάβει τις υπηρεσίες τους, το κλινικό προφίλ της εισαγωγής που περνάει EMR (electronic medical record – ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο).Το ROL - Role Segment χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσουν οι προμηθευτές που δεν ορίζονται κάπου αλλού.

| ADT^A01^ADT_A01 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |
| [ PDA ] | Patient Death and Autopsy | 3 |

| ACK^A01^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### Παράδειγμα :

MSH|^~\&|ADT1|MCM|LABADT|MCM|198808181126|SECURITY|ADT

^A01|MSG00001|P|2.4|<cr>

EVN|A01|198808181123||<cr>

PID|1||PATID1234^5^M11^ADT1^MR^MCM~123456789^^^USSSA^SS|

|JONES^WILLIAM^A^III||19610615|M||C|1200 N ELM

STREET^^GREENSBORO^NC^27401-1020|GL|(91

9)379-1212|(919)271-3434||S||

PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|123456789|987654^NC|<

cr>

NK1|1|JONES^BARBARA^K|WI^WIFE||||NK^NEXT OF KIN<cr>

PV1|1|I|2000^2012^01||||004777^LEBAUER^SIDNEY^J.|||SUR||||ADM|A0|<cr> Ο ασθενής William A. Jones, III έγινε δεκτός στις 18 Ιουλίου του 1988 στις 11:23π.μ από τον γιατρό Sidney J. Lebauer (#004777) για χειρουργίο (SUR). Του ανατέθηκε το κρεβατι 01, δωμάτιο 2012 στην νοσοκομειακή μονάδα 2000.

Το μήνυμα στάλθηκε από το σύστημα ADT1 απ’ την πλευρά MCM στο σύστημα LABADT, επίσης της πλευράς MCM, την ίδια ημερομηνία που έγινε η εισαγωγή, αλλά τρία λεπτά αργότερα.

### ADT/ACK – μεταφορά ενός ασθενή (event A02)

Το A02 event χρησιμοποιείται όταν κάποιος ασθενής αλλάζει την «φυσική τοποθεσία», στην οποία έχει εγγραφεί. Όταν στέλνεται αυτό το μήνυμα περιλαμβάνονται μόνο τα σχετικά πεδία με το event. Όταν αλλάζουν άλλα σημαντικα πεδία, συνίσταται να να χρησιμοποιείται βοηθητικά και το A08 (update patient information) event. Αν η διαδικασία της μεταφοράς περιλαμβάνει αλλαγες και στα δημογραφικά του ασθενή, εκτός από την αλλαγή τοποθεσίας, συνίσταται (αλλά δεν απαιτείται) να στέλνονται δύο μηνύματα  (ένα A02 ακολουθούμενο από ένα A08). Αυτό το A02 event μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασθενεις που έχουν εισαχθεί ή όχι.

| ADT^A02^ADT_A02 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [ PDA ] | Patient Death and Autopsy | 3 |

| ACK^A02^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – εξιτήριο/τέλος επίσκεψης (event A03)

Το A03 event σηματοδοτεί το τέλος της διαμονής ενός ασθενή σε μια υπηρεσία παροχής υγείας. Η κατάσταση του ασθενή γίνεται πλέον "discharged" (παίρνει εξιτήριο) και αρχειοθετείται η ημερομηνία του εξιτήριου. Η τοποθεσία του ασθενή πριν εξέλθει, εισάγεται με το PV1-3-Assigned Patient Location.

Για ασθενείς που δεν έχουν εισαχθεί σε κάποια υπηρεσία παροχής υγείας, το event αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας επίσκεψης. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί  για την εισαγωγή στα Επείγοντα, ή για έναν ασθενή που έκανε μία επίσκεψη ή περισσότερες χωρίς όμως να μείνει εκεί.  Το PV1-45 - Discharge Date/Time  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ημερομηνία/χρόνο του τέλους της επίσκεψης.

| ADT^A03^ADT_A03 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [ PDA ] | Patient Death and Autopsy | 3 |

| ACK^A03^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK - register a patient (event A04)

Το A04 event σημαίνει πως ένας ασθενής έχει φτάσει ή έχει γίνει δεκτός για μία επίσκεψη μόνο ή για μια σειρά επισκέψεων, χωρίς όμως να του δοθεί κρεβάτι. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι καποια συστήματα αναφέρουν αυτά τα events ως εισαγωγή εξωτερικού ασθενή (outpatient registrations) ή επείγουσες εισαγωγές (emergency admissions). Για την έναρξη της ημερομηνίας/χρόνου της επίσκεψης χρησιμοποιείται το PV1-44 - Admit Date/Time.

| ADT^A04^ADT_A01 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 } ] | Guarantor | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |
| [ PDA ] | Patient Death and Autopsy | 3 |

| ACK^A04^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### Παράδειγμα :

MSH|^~\&|REGADT|MCM|IFENG||199112311501||ADT^A04|000001|

P|2.4|||<cr>

EVN|A04|199901101500|199901101400|01||199901101410<cr>

PID|||191919^^^GENHOS^MR~371-66-

9256^^^USSSA^SS|253763|MASSIE^JAMES^A||19560129|M|||171

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^MI^49849^""^||(900)485-

5344|(900)485-5344||S|C|10199925^^^GENHOS^AN|371-66-

9256||<cr>

NK1|1|MASSIE^ELLEN|SPOUSE|171

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^MI^49849^""^|(900)485-

5344|(900)545-1234~(900)545-1200|EC1^FIRST EMERGENCY

CONTACT<cr>

NK1|2|MASSIE^MARYLOU|MOTHER|300

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^MI^49849^""^|(900)485-

5344|(900)545-1234~(900)545-1200|EC2^SECOND EMERGENCY

CONTACT<cr>

NK1|3<cr>

NK1|4|||123 INDUSTRY

WAY^^ISHPEMING^MI^49849^""^||(900)545-

1200|EM^EMPLOYER|19940605||PROGRAMMER|||ACME SOFTWARE

COMPANY<cr

>

PV1||O|O/R||||0148^ADDISON,JAMES|0148^ADDISON,JAMES|0148

^ADDISON,JAMES|AMB|||||||0148^ADDISON,JAMES|S|1400|A||||

|||||||||||||||GENHOS|||||199501101410|<cr>

PV2||||||||199901101400||||||||||||||||||||||||||1999011

01400<cr>

OBX||ST|1010.1^BODY WEIGHT||62|kg|||||F<cr>

OBX||ST|1010.1^HEIGHT||190|cm|||||F<cr>

DG1|1|19||BIOPSY||00|<cr>

GT1|1||MASSIE^JAMES^""^""^""^""^||171

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^MI^49849^""^|(900)485-

5344|(900)485-5344||||SE^SELF|371-66-925||||MOOSES AUTO

CLINIC|171 ZOBERLEIN^^ISHPEMING^MI^49849^""|(900)485-

5344|<cr>

IN1|0|0|BC1|BLUE CROSS|171

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^M149849^""^||(900)485-

5344|90||||||50 OK|<cr>

IN1|2|""|""<cr>

Ο ασθενής James A. Massie έφτασε στην «τοποθεσία» O/R για εγχείριση στις 10 Ιανουαρίου του 1999 στις 14:10 για ambulatory surgery(?) η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 10 Ιανουαρίου του 1999 στις 14:00. το event της επίσκεψης καταγράφηκε στο σύστημα MCM system στις 10 Ιανουαρίου του 1999 στο 1500. Στάλθηκε στο IFENG, στις 15:01.

### ADT/ACK – προ-εισαγωγή ενός ασθενή (event A05)

Το A05 event στέλνεται όταν ένας ασθενής περνάει την διαδικασία πριν την εισαγωγή. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί και αφορούν την επίσκεψη ή τη διαμονή ενός ασθενή. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο μήνυμα μπορεί να σταλεί όταν πρόκειται να γίνει κάποια εγχείριση και απαιτούνται κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις πριν το χειρουργείο. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως προεισαγωγή ασθενή.

| ADT^A05^ADT_A05 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |

| ACK^A05^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

MSH|^~\&|REGADT|MCM|IFENG||199901061000||ADT^A05|0000

01|P|2.4|||<cr>

EVN|A05|199901061000|199901101400|01||199901061000<cr>

PID|1||191919^^^GENHOS^MR^MCM~371-66-

9256^^^USSSA^SS|253763|MASSIE^JAMES^A||19560129|M|||171

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^MI^49849^""^||(900)485-

5344|(900)485-5344||S|C|10199925^^^GENHOS^AN|371-66-

9256||<cr>

NK1|1|MASSIE^ELLEN|SPOUSE|171

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^MI^49849^""^|(900)485-

5344|(900)545-1234~(900)545-1200|EC^EMERGENCY

CONTACT<cr>

NK1|2|MASSIE^MARYLOU|MOTHER|300

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^MI^49849^""^|(900)485-

5344|(900)545-1234~(900)545-1200|EC^EMERGENCY

CONTACT<cr>

NK1|3<cr>

NK1|4|||123 INDUSTRY

WAY^^ISHPEMING^MI^49849^""^||(900)545-

1200|EM^EMPLOYER|19940605||PROGRAMMER|||ACME SOFTWARE

COMPANY<cr>

PV1||O|||||0148^ADDISON,JAMES|0148^ADDISON,JAMES|0148^AD

DISON,JAMES|AMB|||||||0148^ADDISON,JAMES|S|1400|A|||||||

||||||||||||GENHOS||||||<cr>

PV2||||||||199901101400||||||||||||||||||||||||||1999011

01400<cr>

OBX||ST|1010.1^BODY WEIGHT||62|kg|||||F<cr>

OBX||ST|1010.1^HEIGHT||190|cm|||||F<cr>

DG1|1|19||BIOPSY||00<cr>

GT1|1||MASSIE^JAMES^""^""^""^""^||171

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^MI^49849^""^|(900)485-

5344|(900)485-5344||||SE^SELF|371-66-925||||	|171

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^MI^49849^""|(900)485-

5344|||||||||||||||||||||||||||||||||MOOSES AUTO

CLINIC<cr>

IN1|1|0|BC1|BLUE CROSS|171

ZOBERLEIN^^ISHPEMING^M1^49849^^||(900)485-

5344|90||||||50 OK<cr>

IN1|2|""|""<cr>

Ο ασθενής James A. Massie προεισήχθει  στις 6 Ιανουαρίου του 1999 για εγχεέιρηση η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10 Ιανουαρίου του 1999, στο 1400. ως μέρος της διαδικασίας της προ-εισαγωγής ανέφερε δύο επείγοντα περιστατικά και πληροφορίες για την ασφάλιση κλπ. Επίσης μετρήθηκε και ζυγίστηκε. Σημειώστε ότι το REGADT σύστημα υποστηρίζει την εισαγωγή τεσσάρων αρχείων τύπου NK1: πρώτο, δευτερό, και τρίτο πρόσωπο επαφής σε περίπτωση ανάγκης, και πληροφορίες για τον εργοδότη του. Ένα τρίτο πρόσωπο επαφής επείγουσας ανάγκης δεν συμπληρώθηκε στην περίπτωση του James A. Massie. Πάντως, το αρχείο NK1 record  πρέπει να στέλνεται για την ανανέωση του "snapshot" mode. Το REGADT σύστημα υποστηρίζει ακόμα την εισαγώγη δύο πλάνων ασφάλισης, ενός εγγυητή και μιας διάγνωσης.

### ADT/ACK – αλλαγή ενός ασθενή από εξωτερικό (outpatient) σε εσωτερικό (inpatient) (event A06)

Το A06 event στέλνεται όταν ένας ασθενής που αρχικά δεν είχε εισαχθεί, εισάγεται μετά από εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασής του. Αυτό το event αλλαζει την κατάσταση του ασθενή από non-admitted σε admitted.

| ADT^A06^ADT_A06 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [ MRG ] | Merge Information | 3 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |

| ACK^A06^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αλλαγή ενός ασθενή από εσωτερικό σε εξωτερικό (event A07)

Το A07 event στέλνεται όταν η κατασταση ενός ασθενή αλλάζει σε "no longer admitted", αλλά αυτός συνεχίζει να παρακολουθείται. Αυτό το event αλλάζει έναν ασθενή από "admitted" σε "non-admitted". Η νέα τοποθεσία του ασθενή εμφανίζεται στο PV1-3 - Assigned patient location, ενώ η παλιά στο PV1-6 - Prior patient location.

| ADT^A07^ADT_A06 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [ MRG ] | Merge Information | 3 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |

| ACK^A07^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ανανέωση (update) πληροφοριών ασθενή (event A08)

Αυτό το trigger event χρησιμοποιείται όταν οποιαδήποτε πληροφορία για τον ασθενή αλλάξει, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα άλλο trigger event. Για παράδειγμα, ένα A08 event ειδοποιεί τα συστήματα που λαμβάνουν πληροφορίες για μια αλλαγή στην διεύθυνση ή το όνομα. Προτείνουμε η διαδικασία του Α08 να χρησιμοποιείται για την ανανέωση πεδίων που δεν συνδέονται με άλλα trigger events, εκτός από το trigger event που αυτά περιλαμβάνονται. Το A08 event  μπορεί να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικές με ένα επεισόδιο περίθαλψης, ή μόνο δημογραφικές πληροφορίες.

| ADT^A08^ADT_A01 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |
| [PDA] | Patient Death and Autopsy | 3 |

| ACK^A08^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK - patient departing - tracking (event A09)

Τα A09 και A10 events χρησιμοποιούνται όταν συμβαίνει μια αλλαγή στην φυσική τοποθεσία ασθενή (εσωτερικού ή εξωτερικού) και όταν αυτό ΔΕΝ προϋποθέτει αλλαγή στην επίσημη απογραφή (καταμέτρηση) των κρεβατιών. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις μη-απογραφής της αλλαγής τοποθεσίας : a) patient tracking(?), β) ο ασθενής βρίσκεται καθ’ οδόν μεταξύ δύο τοποθεσιών για ένα διάστημα, γ) όταν απλά σημειώνεται η προσωρινή αλλαγή αλλαγή τοποθεσίας.

Patient tracking : Αυτό χρησιμοποιείται όταν το νοσοκομειακό σύστημα στέλνει μια «μεταφορά», πριν το σύστημα Διαχείρησης Ασθενή (Patient Administration system) να έχει ενεργοποιήσει ένα A02 (μεταφορά ασθενή) event. Αν ο ασθενής εχει μεταφερθεί σε μία προσωρινή τοποθεσία και βρίσκεται καθ’ οδόν, το PV1-3 - assigned patient location περιέχει τη νέα τοποθεσία, ενώ το PV1-6 - prior patient location την παλιά.

In transit (Σε μεταφορά-Καθ’ Οδόν): Είναι η τοποθεσία του ασθενή μεταξύ ενός Α09 και ενός Α10 event. Το DG1 segment παραμένει στο μήνυμα μόνο για λόγους συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις.

Προσωρινή Τοποθεσία : Το A09 μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί όταν ένας ασθενής στέλνεται σε μια προσωρινή τοποθεσία (όπως τα O/R, X-RAY, LIMBO, ή HALLWAY).

| ADT^A09^ADT_A09 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |

| ACK^A09^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK - patient arriving - tracking (event A10)

Το A10 event στέλνεται όταν ένας ασθενής (εσωτερικός ή εξωτερικός) φτάνει σε μια νέα τοποθεσία στην υπηρεσία παροχής υγείας και όταν αυτό ΔΕΝ προϋποθέτει αλλαγή στην επίσημη απογραφή (καταμέτρηση) των κρεβατιών. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις μη-απογραφής της αλλαγής τοποθεσίας : a) ανεπίσημη σημείωση της αλλαγής τοποθεσίας η οποία προηγείται του patient tracking β) ο ασθενής βρίσκεται καθ’ οδόν μεταξύ δύο τοποθεσιών για ένα διάστημα, γ) όταν απλά σημειώνεται η προσωρινή αλλαγή τοποθεσίας.

Patient tracking : Αν ένας ασθενής δεν είναι σε προσωρινή τοποθεσία ούτε καθ’ οδόν, τότε το PV1-3 - Assigned patient location πρέπει να περιέχει την καινούρια τοποθεσία του ασθενή και το PV1-6 - Prior patient location  την παλιά.

In transit (Καθ’ οδόν) : Αυτό χρησιμοποιείται κατά το διάστημα που ένας ασθενής φεύγει απ’ την παλιά τοποθεσία και πηγαίνει σε μια νέα.

Προσωρινή Τοποθεσία : Το A10 μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί όταν ένας ασθενής στέλνεται σε μια προσωρινή τοποθεσία (όπως τα O/R, X-RAY, LIMBO, ή HALLWAY).

| ADT^A10^ADT_A09 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |

| ACK^A10^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK - cancel admit / visit notification (event A11)

Για ασθενείς που έχουν γίνει δεκτοί ("admitted"), το  A11 event στέλνεται όταν ένα A01 (admit/visit notification) event έχει ακυρωθεί, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A01 event, ή λόγω απόφασης να μην γίνει δεκτός ένας ασθενής τελικά.

Γαι ασθενείς που δεν έχουν γίνει δεκτοί ("non-admitted"), το A11 event στάλνεται όταν ένα A04 (register a patient) event έχει ακυρωθεί, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A04 event, ή λόγω απόφασης να μην γίνει δεκτός ο ασθενής τελικά. Για την ακύρωση ενός A05 (pre-admit a patient) event, χρησιμοποιούμε το use A38 (cancel pre-admit), το οποίο είναι καινούριο στην Version 2.3.

| ADT^A11^ADT_A09 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |

| ACK^A11^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ακύρωση μεταφοράς (event A12)

Το A12 event στέλνεται όταν ένα A02 (transfer a patient) event έχει ακυρωθεί, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A02 event είτε λόγω της απόφασης να μη γίνει δεκτός ο ασθενής τελικά. Με το PV1-3 - assigned patient location πρέπει να δείξουμε την τοποθεσία του ασθενή πριν την αρχική μεταφορά.

| ADT^A12^ADT_A09 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [ DG1 ] | Diagnosis Information | 6 |

| ACK^A12^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK - cancel discharge / end visit (event A13)

Το A13 event στέλνεται όταν ένα A03 (discharge/end visit) event έχει ακυρωθεί, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A03 event είτε λόγω της απόφασης να δοθεί εξιτήριο στον ασθενή ή να λήξει η επίσκεψη του τελικά. Με το PV1-3 - assigned patient location πρέπει να δείχνουμε την τοποθεσία του ασθενή μετά την ακύρωση. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η τοποθεσία αυτή μπορεί να είναι διαφορετική από την τοποθεσία πριν το  λανθασμένο εξιτήριο. Το Prior Location μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει την τοποθεσία του ασθενή που προηγείται τηυ λανθασμένου εξιτήριου.

| ADT^A13^ADT_A01 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |
| [ PDA ] | Patient Death and Autopsy | 3 |

| ACK^A13^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αναμονή εισαγωγής (pending admit) (event A14)

Το A14 event ενημερώνει τα άλλα συστήματα για μια προγραμματισμενη εισάγωγή, όταν υπάρχει κράτηση ή όταν έιναι πολύ πιθανή η εισαγωγή ενός ασθενή. Το Α14 event είναι παρόμοιο με αυτό της προ-εισαγωγής, με την διαφορά ότι στο συγκεκριμένο δεν υπάρχει αναφορά για άνοιγμα λογαριασμού, για τις αναγκες εξετάσεων πριν την εισαγωγή. Χρησιμοποιείται για να προετοιμάσει τον ερχομό του ασθενή.

| ADT^A14^ADT_A05 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ROL}] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |

| ACK^A14^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αναμονή μεταφοράς (pending transfer) (event A15)

Το A15 event ενημερώνει τα άλλα συστήματα για την μετάφορα ενός ασθενή πριν αυτός εγκαταλείψει την προηγούμενη τοποθεσία. Χρησιμοποιείται για να προετοιμάσει την μεταφορά αυτή.

| ADT^A15^ADT_A15 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |

| ACK^A15^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αναμονή εξιτήριου (pending discharge) (event A16)

Το A16 event ενημερώνει τα άλλα συστήματα για το πλάνο του εξιτήριου ενός ασθενή πριν ακόμα ο ασθενής αποχωρήσει από τον χώρο νοσηλείας του. Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται λεπτομερής ενημέρωση για να δοθεί εξιτήριο και να προετοιμαστεί η αλλαγή τοποθεσίας του. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειλαζεται διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής ή ψυχοθεραπεία ή παρακολούθηση, μετά την έξοδό του.

| ADT^A16^ADT_A16 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |

| ACK^A16^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK - swap patients (event A17)

Το A17 χρησιμοποιείται όταν αποφασίζεται να ανταλλάξουν κρεβάτια δύο ασθενείς. Το patient ID και τα δεδομένα επισκέψεων (visit data) επαναλαμβάνονται για τους δύο ασθενείς. Όταν αλλάζουν και άλλα σημαντικά πεδία, συνίσταται να να χρησιμοποιείται προσθετικά και το A08 (update patient information) event.

| ADT^A17^ADT_A17 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient (1) Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient (1) Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient (1) Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result (1) | 7 |
| PID | Patient (2) Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient (2) Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient (2) Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result (2) | 7 |

| ACK^A17^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK - merge patient information (event A18)

Το event A18 έχει διατηρηθεί για λόγους συμβατότητας με τις προηγούμενες εκδόσεις. Το A18 event χρησιμοποιόταν στην διαδικασία merge για τον συνδυασμό του τρέχοντος και του προηγούμενου patient identification number : της PID-3 - patient identifier λίστα, του PID-2 - patient ID,του PID-4 - alternate patient ID-PID και του αριθμού λογαριασμού PID-18 - patient account number. Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία όταν, για παράδειγμα, ένας παλιότερος ασθενής είσαγεται ξανα με καινούριο patient identification number λόγω λάθους, ή διότι δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο να διευκρινιστεί το προσωπικό του patient identification number. Το merge event συμβαίνει όταν αποφασίζεται να συνδυαστούν κάποιες πληροφορίες κάτω απ’ τον παλιό ή τον νέο identifier. Το PID segment περιέχει τις πληροφορίες για το ID του ασθενή, που διασώθηκαν μετά την διαδικασία merge. Ενώ, το MRG segment εκείνες που δεν διασώζονται μετά την διαδικασία.

| ADT^A18^ADT_A18 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |

| ACK^A18^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### QRY/ADR - patient query (event A19)

Το ακόλουθο trigger event δίνεται από ένα QRY (μια ερώτηση από ένα άλλο σύστημα) και ένα ADR (μια απόκριση από ένα σύστημα Διαχείρησης Ασθενή).

| QRY^A19^QRY_A19 | Patient Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [ QRF ] | Query Filter | 2 |

| ADR^A19^ADR_A19 | ADT Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [ QAK ] | Query Acknowledgment | 5 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [ QRF ] | Query Filter | 2 |
| { |  |  |
| [ EVN ] | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill Information | 6 |
| } |  |  |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

### ADT/ACK – ανανέωση κατάστασης κλίνης (bed status update) (event A20)

Κάποιες εφαρμογές περίθαλψης/απογραφής πρέπει να έχουν την δυνατότητα ανανέωσης της κατάστασής της κλίνης, στο σύστημα Διαχείρησης Ασθενή.

| ADT^A20^ADT_A20 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| NPU | Non-Patient Update | 3 |

| ACK^A20^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ασθενής λείπει με άδεια (patient goes on a leave of absence) (event A21)

Το A21 event στέλνεται για να ενημερώσει τα συστήματα πως ένας ασθενής έχει εγκαταλείψει το ίδρυμα περίθαλψης προσωρινά. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τις υπηρεσίες διατροφής και τα συστήματα του εργαστηρίου, πως ένας ασθενής έχει πάει σπίτι του για το σαββατοκύριακο.

| ADT^A21^ADT_A21 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |

| ACK^A21^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – επιστροφή ενός ασθενή από άδεια (patient returns from a leave of absence) (event A22)

Το A22 event στέλνεται για να ενημερώσει τα συστήματα πως ένας ασθενής έχει επιστρέψει στο ίδρυμα περίθαλψης μετά από την «άδεια» που έχε πάρει. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των υπηρεσιών διατροφής και των συστημάτων του εργαστηρίου πως ο ασθενής επέστρεψε μετά το σαββατοκύριακο που πέρσε στο σπίτι του.

| ADT^A22^ADT_A21 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |

| ACK^A22^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – διαγραφή του αρχέου ενός ασθενή (delete a patient record) (event A23)

Το A23 event χρησιμοποιείται για την διαγραφή πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη ενός ασθενή ή καποιο επεισόδιο γενικά, από το αρχέο του.  Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για να διαγράφουν παλιά δεδομένα από μια βάση δεδομένων που δεν μπορεί να κρατήσει όλο το ιστορικό των επισκέψεων του ασθενή.

| ADT^A23^ADT_A21 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [ { DB1 } ] | Disability Information | 3 |
| [ { OBX } ] | Observation/Result | 7 |

| ACK^A23^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – σύνδεση πληροφοριών ασθενή (link patient information) (event A24)

Το A24 event χρησιμοποιείται όταν το πρώτο PID segment πρέπει να συνδεθεί με το δεύτερο PID segment, ενώ ταυτόχρονα και οι δύο patient identifiers αναγνωρίζουν το ίδιο πρόσωπο. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων ασθενών δεν απαιτεί τον συνδυασμό (merging) των πληροφοριών των ασθενών. Κατα το link event, τα αρχεία των ασθενών που παίρνουν μέρος παραμένουν ξεχωριστά. Για παράδειγμα το event αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο δικτυακό περιβάλλον ενός νοσοκομείου, στο οποίο υπάρχουν διάφορα κτίσματα και θέλουμε να συνδέσουμε τα αρχέια τους.

| ADT^A24^ADT_A24 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient (1) Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Patient (1) Additional Demographics | 3 |
| [ PV1 ] | Patient (1) Visit | 3 |
| [{ DB1 }] | Patient (1) Disability Information | 3 |
| PID | Patient (2) Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Patient (2) Additional Demographics | 3 |
| [ PV1 ] | Patient (2) Visit | 3 |
| [{ DB1 }] | Patient (2) Disability Information | 3 |

| ACK^A24^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ακύρωση αναμονής εξιτηρίου (cancel pending discharge) (event A25)

Το A25 event στέλνεται όταν ένα A16 (pending discharge) event ακυρώνεται, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A16 event ή λόγω απόφασης να μην δοθεί εξιτήριο στον ασθενή τελικά.

| ADT^A25^ADT_A21 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [ { DB1 } ] | Disability Information | 3 |
| [ { OBX } ] | Observation/Result | 7 |

| ACK^A25^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ακύρωση αναμονής μεταφοράς (cancel pending transfer) (event A26)

Το A26 event στέλνεται όταν ένα A15 (pending transfer) event ακυρώνεται, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A15 event ή λόγω απόφασης να μην μεταφερθεί ο ασθενής τελικά.

| ADT^A26^ADT_A21 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [ { DB1 } ] | Disability Information | 3 |
| [ { OBX } ] | Observation/Result | 7 |

| ACK^A26^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ακύρωση αναμονής εισαγωγής (cancel pending admit) (event A27)

Το A27 event στέλνεται όταν ένα A14 (pending discharge) event ακυρώνεται, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A14 event ή λόγω της απόφασης να μην γίνει δεκτός ο ασθενής τελικα.

| ADT^A27^ADT_A21 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [ { DB1 } ] | Disability Information | 3 |
| [ { OBX } ] | Observation/Result | 7 |

| ACK^A27^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – προσθήκη πληροφοριών προσώπου/ασθενή (add person or patient information) (event A28)

Ο σκοπός αυτού του μηνύματος και των τριών που ακολουθούν, είναι να επιτρέπουν σε πλευρές με πολλαπλά συστήματα και βάσεις δεδομένων ασθενών, να επικοινωνούν μεταξύ τους για τις πληροφορίες που έχουν για κάποιο πρόσωπο, άσχετα αν αυτό είναι ασθενής την παρούσα στιγμή, σε κάποιο απ’ αυτά τα συστήματα, ή όχι. Κάθε σύστημα ενδιαφέρεται για την κίνηση στις βάσεις δεδομένων των άλλων συστημάτων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η συνοχή σε ένα ίδρυμα. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος, ένας μελλοντικός ασθενής ή ένς εγγυητής. Για παράδειγμα αυτά τα events μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διατηρηθεί ένα MPI (master patient index), μια βάση δεδομένων HIV κλπ.

Αυτά τα events δεν πρέπει να αντικαταστήσουν την χρήση των A01 (admit/visit notification), A03 (discharge/end visit), A04 (register a patient), A08 (update patient information), κλπ, events. Σκοπός δεν είναι να χρησιμοποιούνται για ενημέρωση πραγματικού χρόνου των events της Διαχείρησης Ασθενή.  Αυτά τα events προορίζονται κυρίως για δημογραφικά δεδομένα, αλλά και για προαιρετικά ιστορικά μη-δημογραφικά δεδομένα.

| ADT^A28^ADT_A05 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |

| ACK^A28^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – διαγραφή πληροφοριών προσώπου (delete person information) (event A29)

Το A29 event χρησιμοποιείται για να διαγράψει όλα τα δημογραφικά στοιχεία που συνδέονται με ένα πρόσωπο και καταργεί ένα A28 (add person information) event. Οι πληροφορίες του A28 event διαγράφονται. Για παράδειγμα χρησιμοποιείται όταν γίνεται καποιο λάθος κατα την προσθήκη πληροφοριών, ή όταν υπάρχει ήδη ένα άλλο αρχείο για το πρόσωπο αυτό, ή όταν θέλουμε να διαγράψουμε ένα πρόσωπο από τη βάση δεδομένων. Όταν έχουμε αυτό το event, διαγράφονται επίσης όλα τα δεδομένα επίσκεψης και λογαριασμού.

| ADT^A29^ADT_A21 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [ { DB1 } ] | Disability Information | 3 |
| [ { OBX } ] | Observation/Result | 7 |

| ACK^A29^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK - merge person information (event A30)

Το event A30 έχει διατηρηθεί για λόγους συμβατότητας. To A30 event χρησιμοποιόταν για να συνδυάσει (merge) τις πληροφορίες για ένα πρόσωπο σε ένα MPI. Από την V 2.3.1 και μετά, χρησιμοιείται το A40 (merge patient-patient identifier list) event για να συνδυάσει τις πληροφορίες ενός ασθενή για ένα επεισόδιο που συμβαίνει. Το "incorrect MRN" που αναγνωρίζεται στο MRG segment (MRG-1 - prior patient identifier list) θέλουμε να συνδυαστεί με το "correct MRN" που αναγνωρίζεται στο PID segment (PID-3 - patient identifier list). Το "incorrect MRN" δεν χρησιμοποιείται πλέον. Όλα τα PID δεδομένα που σχετίζονται με το "correct MRN" αντιμετωπίζονται ως ανανεωμάνες πληροφορίες.

Το A30 (merge person information) προορίζεται για τον συνδυαμό αρχείων ασθενών χωρίς να συνδυάζονται οι identifiers των ασθενών.

| ADT^A30^ADT_A30 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |

| ACK^A30^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ανανέωση πληροφοριών προσώπου (update person information) (event A31)

Το A31 event μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανανέωση πληροφοριών προσώπου σε ένα MPI. Είναι παρόμοιο με ένα A08 (update patient information) event, με την διαφορά ότι το A08 (update patient information) event πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανανέωση των πληροφοριών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο επεισόδιο του ασθενή. Το A28 (add person information) ή το A31 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για backloading πληροφορίων σε ένα MPI για ένα πρόσωπο, ή για  backloading πληροφορίων του ιστορικού ένος προσώπου.

| ADT^A31^ADT_A05 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin / Associated Parties | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis Information | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ PR1 | Procedures | 6 |
| { ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [ |  |  |
| { IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance Additional Info - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |

| ACK^A31^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ακύρωση αφιξής ασθενή (cancel patient arriving – tracking) (event A32)

Το A32 event στέλνεται όταν ένα A10 (patient arriving-tracking) event ακυρώνεται, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A10 event είτε λόγω απόφασης να μην γίνει δεκτός ο ασθενής τελικά. or because of a decision not to receive the patient after all.

| ADT^A32^ADT_A21 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [ { DB1 } ] | Disability Information | 3 |
| [ { OBX } ] | Observation/Result | 7 |

| ACK^A32^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ακύρωση αποχώρησης ασθενή (cancel patient departing – tracking) (event A33)

Το A33 event στέλνεται όταν ένα A09 (patient departing-tracking) event ακυρώνεται είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A09 event είτε λόγω της απόφασής να μην φύγει ο ασθενής τελικά.

| ADT^A33^ADT_A21 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [ { DB1 } ] | Disability Information | 3 |
| [ { OBX } ] | Observation/Result | 7 |

| ACK^A33^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ACK/ADT – συνδυασμός πληροφοριων-ID ασθενή μόνο (merge patient information-patient ID only) (event A34)

Το event A34 έχει διατηρηθεί μόνο για λόγους συμβατότητας. Από την V2.3.1 και μετά, το A40 (Merge patient - patient identifier list) πρέπει να χρησιμοποιείται στη θέση του.  Μόνο η λίστα identifier του ασθενή έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα του merge.  Το A34 (merge patient information-patient ID only) event προοριζόταν για τον συνδυασμό (merging) ή την αλλαγή των identifiers του ασθενή.

| ADT^A34^ADT_A30 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |

| ACK^A34^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error Information | 2 |

### ADT/ACK – συνδυασμός πληροφοριών ασθενή-αριθμού λογαριασμού μόνο (merge patient information - account number only) (event A35)

Το event A35 έχει διατηρηθεί μόνο για λόγους συμβατότητας. Από την V2.3.1 και μετά, το A41(Merge patient - patient account number) πρέπει να χρησιμοποιείται στη θέση του.  Μόνο ο αριθμός λογαριασμού του ασθενή έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα του merge.  Το A35 (Merge patient - patient account number) event προοριζόταν για τον συνδυασμό (merging) ή την αλλαγή του αριθμού λογαριασμού του ασθενή.

| ADT^A35^ADT_A30 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |

| ACK^A35^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK - συνδυασμός πληροφοριών ασθενή-ID ασθενή και αριθμού λογαριασμού μόνο (merge patient information - patient ID & account number) (event A36)

Το event A36 έχει διατηρηθεί μόνο για λόγους συμβατότητας. Από την V2.3.1 και μετά, τα A40 (merge patient - patient identifier list)  και A41(Merge patient - patient account number) πρέπει να χρησιμοποιούνται στη θέση του. Τόσο ο αριθμός λογαριασμού, όσο και η λίστα identifier του ασθενή έχουν ως αποτέλεσμα του merge.

| ADT^A36^ADT_A30 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |

| ACK^A36^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αποσύνδεση πληροφοριών ασθενή (unlink patient information) (event A37)

Το A37 event αποσυνδέει τους identifiers δύο ασθενών.

| ADT^A37^ADT_A37 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient (1) Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [ PV1 ] | Patient (1) Visit | 3 |
| [ { DB1 } ] | Disability Information | 3 |
| PID | Patient (2) Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [ PV1 ] | Patient (2) Visit | 3 |
| [ { DB1 } ] | Disability Information | 3 |

| ACK^A37^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ακύρωση προ-εισαγωγής (cancel pre-admit) (event A38)

Το A38 event στέλνεται όταν ένα A05 (pre-admit a patient) event ακυρώνεται, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A05 event είτε λόγω απόφασης να μην γίνει η προ-εισαγωγή του ασθενή τελικά.

| ADT^A38^ADT_A38 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [ { DB1 } ] | Disability Information | 3 |
| [ { OBX } ] | Observation/Result | 7 |
| [ { DG1 } ] | Diagnosis Information | 6 |
| [DRG] | Diagnosis Related Group | 6 |

| ACK^A38^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – συνδυασμός ID προσώπου-ασθενή (merge person - patient ID) (event A39)

Το event A39 έχει διατηρηθεί μόνο για λόγους συμβατότητας. Από την V2.3.1 και μετά, το A40 (merge patient - patient identifier list) πρέπει να χρησιμοποιείται στη θέση του. Έχει  γίνει ένας συνδυασμός στο επίπεδο του identifier του ασθενή. Αυτό σημαίνει πως δύο PID-2 - patient ID identifiers έχουν συνδυαστεί σε έναν.

| ADT^A39^ADT_A39 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| { PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |
| [ PV1] | Patient Visit | 3 |
| } |  |  |

| ACK^A39^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – συνδυασμός ασθενών-λίστας identifier ασθενών (merge patient - patient identifier list) (event A40)

Όταν λέμε ότι έχει γίνει συνδυασμός στο επίπεδο της λίστας των identifier του ασθενή, αυτό σημαίνει πως οι identifiers δύο PID-3 - patient identifier list, έχουν συνδυαστεί σε έναν.

Ένα A40 event χρησιμοποιείται με σκοπό να ενημερώσει για ένα συνδυασμό (merge) αρχείων, για κάποιον ασθενή που λανθασμένα του είχαν δοθεί δύο διαφορετικοι identifiers. Ο «λανθασμένος identifier-πηγή» που αναγνωρίζεται στο MRG segment (MRG-1 - prior patient identifier list) πρέπει να συνδυαστεί με το απαιτούμενο «σωστό identifier-στόχο» που αναγνωρίζεται στο PID segment (PID-3 - patient identifier list). The "incorrect source identifier" would then logically never be referenced in future transactions.  It is noted that some systems may still physically keep this "incorrect identifier" for audit trail purposes or other reasons associated with database index implementation requirements.

The identifiers involved in identifying the patients may or may not have accounts, which may or may not have visits.  An A40 (merge patient-patient identifier list) event is intended for merging patient records without merging other subordinate identifiers.  Any other subordinate identifiers that were previously associated with the "incorrect source identifier" are now associated with the "correct target identifier."  Specification of these other subordinate identifiers is not required.

This event and the message syntax do, however, allow for the specification of any other "new subordinate identifiers" (in addition to the PID-3 - patient identifier list identifier).  For those environments that may require changes to these other subordinate identifiers because of the A40 (merge patient-patient identifier list) event, it is required that the old and new identifiers be a "tightly coupled" pair.

| ADT^A40^ADT_A39 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| { PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |
| [ PV1] | Patient Visit | 3 |
| } |  |  |

| ACK^A40^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK - merge account - patient account number (event A41)

Όταν γίνεται ένας συνδυασμός στο επίπεδο του identifier λογαριασμού σημαίνει ότι δύο PID-18 - patient account number identifiers, έχουν συνδυαστεί σε έναν.

Ένα A41 event χρησιμοποιείται για να ειδοποιήσει ένα συνδυασμό αρχείων για κάποιο λογαριασμό που λανθασμένα του έχουν δοθεί δύο διαφορετικοί αριθμοί. Ο «λανθασμένος αριθμός λογαριασμού-πηγή», που  αναγνωρίζεται στο MRG segment (MRG-3 - prior patient account number), προορίζεται να συνδυαστεί με το «σωστό αριθμό λογαριασμού-στόχο», που αναγνωρίζεται στο PID segment (PID-18 - patient account number). Ο «λανθασμένος αριθμός λογαριασμού-πηγή», λογικά, δεν θα προκύψει σε μελλοντικές διαδικασίες.

| ADT^A41^ADT_A39 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| { PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |
| [ PV1] | Patient Visit | 3 |
| } |  |  |

| ACK^A41^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – συνδυασμός επίσκεψης-αριθμού επίσκεψης(merge visit - visit number) (event A42)

Όταν γίνεται ένας συνδυασμός στο επίπεδο του identifier επίσκεψης σημαίνει ότι δύο PV1-19 - visit number identifiers, έχουν συνδυαστεί σε έναν.

Ένα A42 event χρησιμοποιείται για να ενημερώσει ένα συνδυασμό αρχείων για κάποια επίσκεψη που λανθασμένα της έχουν δοθεί δύο διαφορετικοί αριθμοί. Ο «λανθασμένος αριθμός επίσκεψης-πηγή», που  αναγνωρίζεται στο MRG segment (MRG-5 - prior visit number), προορίζεται να συνδυαστεί με το «σωστό αριθμό επίσκεψης-στόχο», που αναγνωρίζεται στο PID segment (PV1-19 - visit number). Ο «λανθασμένος αριθμός επίσκεψης-πηγή», λογικά, δεν θα προκύψει σε μελλοντικές διαδικασίες.

| ADT^A42^ADT_A39 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| { PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |
| [ PV1] | Patient Visit | 3 |
| } |  |  |

| ACK^A42^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – μετακίνηση πληροφοριών ασθενή-λίστας identifier ασθενή (move patient information - patient identifier list)  (event A43)

Γίνεται μια μετακίνηση στο επίπεδο της λίστας του identifier του ασθενή. Ο identifier που θα μετακινηθεί θα έχει την ίδια τίμη στο PID-3 - Patient identifier list και στο MRG-1 - prior patient identifier list. Οι identifiers «από» (λανθασμένο ID ασθενή-πηγή) και «προς» (σωστό ID ασθενή-στόχος) , έχουν διαφορετικές τιμές. Οι identifiers που εμπλέκονται στην μετακίνηση (MRG-1 - prior patient identifier list)  μπορεί να έχουν ή όχι λογαριασμούς, οι οποίοι μπορεί να έχουν ή όχι επισκέψεις. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον identifier στο MRG-1 - prior patient identifier list μετακινούνται μαζί με τον identifier, από το «λανθασμένο ID ασθενή-πηγή» στο «σωστό ID ασθενή-στόχο».

| ADT^A43^ADT_A43 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| { PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |
| } |  |  |

| ACK^A43^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – μετακίνηση πληροφοριών λογαριασμού-αριθμού λογαριασμού ασθενή (move account information - patient account number) (event A44)

Όταν γίνεται μια μετακίνηση στο επίπεδο του identifier λογαριασμού, σημαίνει πως ένα PID-18 - patient account number που συνδέεται με ένα PID-3 - patient identifier list, έχει μετακινηθεί σε ένα άλλο patient identifier list.

Ένα A44 event χρησιμοποιείται για να ειδοποιήσει το σύνολο των αρχείων που παίρνουν μέρος στη μετακίνηση (οι οποίοι αναγνωρίζονται από το MRG-3 - prior patient account number). Η μετακίνηση γίνεται από την «λανθασμένη λίστα identifier ασθενή-πηγή», που  αναγνωρίζεται στο MRG segment (MRG-1 - prior patient identifier list), στην «σωστή λίστα identifier ασθενή-στόχο», που αναγνωρίζεται στο PID segment (PID-3 - patient identifier list). Ο αριθμός λογαριασμού που αναγνωρίζει τον λογαριασμό που μετακινείται μπορεί να έχει επισκέψεις ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον identifier στο MRG-3 - prior patient account number, μετακινούνται μαζί με τον identifier, από την «λανθασμένη λίστα identifier ασθενή-πηγή» στην «σωστή λίστα identifier ασθενή-στόχο».

| ADT^A44^ADT_A43 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| { PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |
| } |  |  |

| ACK^A44^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – μετακίνηση πληροφοριών επίσκεψης-αριθμού επίσκεψης (move visit information - visit number) (event A45)

Όταν γίνεται μια μετακίνηση στο επίπεδο του identifier επίσκεψης, σημαίνει πως ένα PV1-19 - visit number ή ένα PV1-50 - alternate visit ID που συνδέεται με έναν identifier λογαριασμού (PID-18 - patient account number) έχει μετακινηθεί σε έναν άλλο identifier λογαριασμού.

Ένα A45 event χρησιμοποιείται για να ενημερώσει για μια μετακίνηση αρχείων, που αναγνωρίζονται από το MRG-6 - prior alternate visit ID, από τον «λανθασμένο identifier λογαριασμού-πηγή» που αναγνωρίζεται στο MRG segment (MRG-3 - prior patient account number), στο «σωστό identifier λογαριασμού-στόχο» που αναγνωρίζεται στο PID segment (PID-18 - patient account number).

| ADT^A45^ADT_A45 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| { MRG | Merge Information | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| } |  |  |

| ACK^A45^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αλλαγή ID ασθενή (change patient ID) (event A46)

Το event A46 έχει διατηρηθεί μόνο για λόγους συμβατότητας,  παρόμοια με το PID-2 - patient ID. Από την V2.3.1 και μετά, το event A47 (change patient identifier list) πρέπει να χρησιμοποιείται στη θέση του. η αλλαγή έχει γίνει στο επίπεδο του identifier του ασθενή. Αυτό σηαίνει πως ένα PID-2 - patient ID έχει βρεθεί λάθος και αλλάζεται.

Ένα A46 event χρησιμοποιείται για να ενημερώσει για μια αλλαγή σε λανθασμένη τιμή του PID-2 - patient ID. Η «λανθασμένη τιμή patient ID-πηγή»είναι αποθηκευμένη στο MRG segment (MRG-4 - prior patient ID) και πρέπει να αλλαχτεί στην «σωστή τιμή patient ID-στόχο» που είναι αποθηκευμένη στο PID segment (PID-2 - patient ID).

Τα ID που εμπλέκονται στην αναγνώριση ενός προσώπου, μπορεί να αναπαριστούν ή όχι έναν ασθενή, που μπορεί να έχει ή όχι λογαριασμούς, οι οποίοι μπορεί να έχουν ή όχι επισκέψεις.

Ένα A46 (change patient ID) event προορίζεται για την αλλαγή της τιμής ένος identifier ασθενή χωρίς να επηρεαστούν άλλοι identifiers. Άλλοι identifiers που πριν σχετίζονταν με τη «λανθασμένη τιμή patient ID-πηγή», σχετίζονται τώρα με την «σωστή τιμή patient ID-στόχο».

| ADT^A46^ADT_A30 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |

| ACK^A46^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αλλαγή λίστας identifier ασθενή (change patient identifier list) (event A47)

Όταν έχει γίνει μια αλλαγή στο επίπεδο της λίστας του identifier ενός ασθενή, σημαίνει ότι μία τιμή του PID-3 - patient identifier list έχει βρεθεί λάθος και έχει αλλαχτεί.

Ένα A47 event χρησιμοποιείται για ενημερώσει για μια αλλαγή στο  is PID-3 - patient identifier list λόγω αναθεσης λανθασμένης τιμής. Η «λανθασμένη τιμή identifier-πηγή» αποθηκεύεται στο MRG segment (MRG-1 - prior patient identifier list) και πρέπει να αλλαχτεί στην «σωστή τιμή identifier-στόχο» που αποθηκεύεται στο PID segment (PID-3 - patient identifier list).

Ο identifier που σχετίζεται με την αναγνώριση του ασθενή μπορεί να έχει λογαριασμούσ ή όχι, οι οποίοι μπορεί να έχουν ή όχι επισκέψεις. Ένα A47 (change patient identifier list) event προορίζεται για την αλλαγή της τιμής ένος identifier ασθενή χωρίς να επηρεαστούν άλλοι identifiers. Άλλοι identifiers που πριν σχετίζονταν με τη «λανθασμένη τιμή identifier-πηγή», σχετίζονται τώρα με την «σωστή τιμή identifier-στόχο».

| ADT^A47^ADT_A30 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |

| ACK^A47^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αλλαγή εναλλακτικου ID ασθενή (change alternate patient ID) (event A48)

Το event A48 έχει διατηρηθεί μόνο για λόγους συμβατότητας,  παρόμοια με το PID-4 - alternate Patient ID-PID. Από την V2.3.1 και μετά, το event A47 (change patient identifier list) πρέπει να χρησιμοποιείται στη θέση του. η αλλαγή έχει γίνει στο επίπεδο του identifier του ασθενή. Αυτό σηαίνει πως ένα PID-4 - alternate patient ID-PID έχει βρεθεί λάθος και αλλάζεται.

| ADT^A48^ADT_A30 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |

| ACK^A48^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αλαλαγή του αριθμού λογαριασμού ασθενή (change patient account number) (event A49)

Όταν γίνεται μια αλλαγή στο επίπεδο του identifier λογαριασμού, σημαίνει ότι ένα PID-18 - patient account number έχει βρεθεί λάθος και έχει αλλαχτεί.

Ένα A49 event χρησιμοποιείται για να ενημερώσει για μια αλλαγη στην τιμή που έχει ανατεθεί (λανθασμένα) στον αριθμό λογαριασμού. Η «λανθασμένη τιμή λογαριασμού-πηγή» αποθηκεύεται στο MRG segment (MRG-3 - prior patient account number)και πρέπει να αλλαχτεί στην «σωστή τιμή λογαριασμού-στόχο» που αποθηκεύεται στο PID segment (PID-18 - patient account number).

| ADT^A49^ADT_A30 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |

| ACK^A49^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error Information | 2 |

### ADT/ACK – αλλαγή αριθμού επισκέψεων (change visit number) (event A50)

Όταν γίνεται μια αλλαγη στο επίπεδο του identifier επισκέψεων, σημαίνει ότι ένα PV1-19 - visit number έχει βρεθεί λάθος και πρέπει να αλλαχτεί.

| ADT^A50^ADT_A50 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |

| ACK^A50^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αλλαγή εναλλακτικού ID επίσκεψης (change alternate visit ID) (event A51)

Όταν γίνεται μια αλλαγη στο επίπεδο του alternate visit identifier, σημαίνει ότι ένα PV1-50 - alternate visit ID έχει βρεθεί λάθος και πρέπει να αλλαχτεί.

| ADT^A51^ADT_A50 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| MRG | Merge Information | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |

| ACK^A51^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK- ακύρωση της άδειας ασθενή (cancel leave of absence for a patient) (event A52)

Το A52 event στέλνεται όταν ένα A21 (patient goes on "leave of absence") event ακυρώνεται, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A21 event είτε λόγω απόφασης να μην παραχωρηθεί τελικά η άδεια στον ασθενή.

| ADT^A52^ADT_A52 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |

| ACK^A52^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ακύρωση απεστροφής ασθενή από άδεια (cancel patient returns from a leave of absence) (event A53)

Το A53 event στέλνεται όταν ένα A22 (patient returns from "leave of absence") event ακυρώνεται, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A22 event είτε λόγω απόφασης να μην επιστρέψει τελικά ο ασθενής από την άδεια.

| ADT^A53^ADT_A52 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |

| ACK^A53^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αλλαγή επιβλέποντος γιατρού (change attending doctor) (event A54)

Το A54 event χρησιμοποιείται όταν αλλάζει ο γιατρός που επιβλέπει έναν ασθενή. Όταν αλλαζουν και άλλα σημαντικά πεδία συνίσταται να χρησιμοποιείται προσθετικά και το Α08 (update patient information) event.Ο καινούριος επιβλέπων γιατρός πρέπει να εμφανίζεται στο PV1-7 - attending doctor.

| ADT^A54^ADT_A54 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |

| ACK^A54^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ακύρωση αλλαγής επιβλέποντος γιατρού (cancel change attending doctor) (event A55)

Το A55 event στέλνεται όταν ένα A54 (change attending doctor) event ακυρώνεται, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A54 event είτε λόγω απόφασης να μην αλλάξει τελικά ο επιβλέπων γιατρός. Το PV1-7 - attending doctor πρέπει να περιέχει τον γιατρό του ασθενή πριν την αλλαγή που θα γινόταν.

| ADT^A55^ADT_A52 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |

| ACK^A55^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### Ερώτηση των δημογραφικών προσώπου και απόκριση [Get person demographics (QBP) and response (RSP)] (events Q21 and K21)

Αυτή η ερώτηση/απόκριση έχει σχεδιαστεί για την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα σύστημα-πελάτη και σε ένα MPI (Master Person Index). Η ερώτηση αποτελείται από έναν identifier για ένα πρόσωπο και η απόκριση από τα δημογραφικά του προσώπου αυτού.

| Query Statement ID: | Q21 |
| --- | --- |
| Query Type: | Query |
| Query Name: | Q21 Get Person Demographics |
| Query Trigger: | QBP^Q21^QBP_Q21 |
| Query Mode: |  |
| Response Trigger: | RSP^K21^RSP_K21 |
| Query Characteristics |  |
| Purpose: | Returns demographics information for a specified person |

| QBP^Q21^QBP_Q21 | Query By Parameter | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment | 5 |
| RCP | Response Control Parameters | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| RSP^K21^RSP_K21 | Segment Pattern Response | Group Control | Comment | Support Indicator | Chapter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSH | Message Header |  |  |  | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement |  |  |  | 2 |
| [ERR] | Error |  |  |  | 2 |
| QAK | Query Acknowledgement |  |  |  | 5 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment |  |  |  | 5 |
| [ |  | Query Result Cluster, Begin PID Group |  |  |  |
| PID | Patient Identification |  |  |  | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics |  |  |  | 3 |
| ] |  | End PID Group, End Query Results |  |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer |  |  |  | 2 |

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ενός ζεύγους μηνυμάτων Q21/K21 query/response. Πρώτα είναι το query:

MSH|^&~\|CLINREG|WESTCLIN|HOSPMPI|HOSP|199912121135-

0600||QBP^Q21^QBP_Q21|1|D|2.4

QPD|Q21^Get Person

Demographics^HL7nnn|111069|112234^^^METRO

HOSPITAL|^^^METRO HOSPITAL~^^^SOUTH LAB|

RCP||I|

Αυτό το query ρωτά για τα δημογραφικά ένος προσώπου που αναγνωρίζεται από τον identifier 112234 της υπευθυνής αρχής του METRO HOSPITAL. Μαζί με τα δημογραφικά θέλουμε και να επιστραφουν οι identifiers του προσώπου από τις υπυθυνες αρχές του METRO HOSPITAL και του SOUTH LAB. Εδώ παραθέτουμε ένα δείγμα απόκρισης :

MSH|^&~\|HOSPMPI|HOSP|CLINREG|WESTCLIN|199912121135-

0600||RSP^K21^RSP_K21|1|D|2.4|

MSA|AA|8699|

QAK|111069|OK|Q21^Get Person Demographics^HL7nnn|1|

QPD|Q21^Get Person Demographics^HL7nnn|111069|112234^^^METRO

HOSPITAL|^^^METRO HOSPITAL~^^^SOUTH LAB|

PID|||112234^^^METRO HOSPITAL~98223^^^SOUTH

LAB||Everyman^Adam||19600614|M||C|2101 Webster #

106^^Oakland^CA^94612|

### Αναζήτηση υποψηφίων και απόκριση (Find candidates (QBP) and response (RSP)) (events Q22 and K22)

Αυτή η ερώτηση/απόκριση έχει σχεδιαστεί για την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα σύστημα-πελάτη και σε ένα MPI (Master Person Index). Η ερώτηση αποτελείται από τα δημογραφικά ενός προσώπου και η απόκριση από μια λίστα υποψηφίων που το MPI εφτιαξε , αφού συνδύασε τα στοιχεία που είχαν σταλεί.

| Query Statement ID: | Q22 |
| --- | --- |
| Query Type: | Query |
| Query Name: | Q22 Find Candidates |
| Query Trigger: | QBP^Q22^QBP_Q21 |
| Query Mode: |  |
| Response Trigger: | RSP^K22^RSP_K22 |
| Query Characteristics |  |
| Purpose: | Returns list of candidates matching demographic data specified by the input parameters. |

| QBP^Q22^QBP_Q21 | Query By Parameter | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment | 5 |
| RCP | Response Control Parameters | 5 |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

| RSP^K22^RSP_K22 | Segment Pattern Response | Group control | Comment | Support Indicator | Chapter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSH | Message Header |  |  |  | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement |  |  |  | 2 |
| [ERR] | Error |  |  |  | 2 |
| QAK | Query Acknowledgement |  |  |  | 5 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment |  |  |  | 5 |
| { |  | Query Result Cluster, Begin PID Group |  |  |  |
| [ |  |  |  |  |  |
| PID | Patient Identification |  |  |  | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics |  |  |  | 5 |
| [QRI] | Query Response Instance |  |  |  | 5 |
| ] |  |  |  |  |  |
| } |  | End PID Group, End Query Results |  |  |  |
| [ DSC ] |  | Continuation Pointer |  |  | 2 |

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ένος ζεύγους μηνυμάτων Q22/K22. πρώτα το query:

MSH|^&~\|CLINREG|WESTCLIN|HOSPMPI|HOSP|199912121135-

0600||QBP^Q22^QBP_Q21|1|D|2.4

QPD|Q22^Find

Candidates^HL7nnn|111069|@PID.5.1^SMITH~@PID.5.2^JOHN

~ @PID.8^M|80|MATCHWARE|1.2||^^^METRO

HOSPITAL~^^^SOUTH LAB|

RCP||I|20^RD

Αυτό το query ρωτάει για μια λίστα από πρόσωπα στα οποία θα ταιριάζει το όνομα JOHN SMITH και θα είναι αρσενικού φύλου. Εδώ έχουμε ένα δείγμα απόκρισης :

MSH|^&~\|HOSPMPI|HOSP|CLINREG|WESTCLIN|199912121135-

0600||RSP^K22^RSP_K22|1|D|2.4|

MSA|AA|8699|

QAK|111069|OK|Q22^Find Candidates^HL7nnnn|3|

QPD|Q22^Find Candidates^HL7nnn|111069|@PID.5.1^SMITH~

@PID.5.2^JOHN~@PID.8^M|80|MATCHWARE|1.2||^^^METRO

HOSPITAL~^^^SOUTH LAB|

PID|||66785^^^METRO HOSPITAL~66532^^^SOUTH

LAB||Smith^John||19630423|M||C|N2378 South

Street^^Madison^WI^53711|

QRI|95||MATCHWARE 1.2|

PID|||87443^^^METRO HOSPITAL~651189^^^SOUTH

LAB||Smith^Jon||19470606|M||C|124 Second

Street^^Madison^WI^53711|

QRI|90||MATCHWARE 1.2|

PID|||43266^^^METRO HOSPITAL~81209^^^SOUTH

LAB||Smithy^John||19901210|M||C|W11234 Bay Drive^^Lodi^WI^53555|

QRI|85||MATCHWARE 1.2|

Επιστράφηκαν τρεις υποψήφιοι.

### Get corresponding identifiers (QBP) and response (RSP) (events Q23 and K23)

Αυτή η ερώτηση/απόκριση έχει σχεδιαστεί για την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα σύστημα-πελάτη και σε ένα MPI (Master Person Index). Η ερώτηση αποτελείται τον identifier ενός προσώπου, και η απόκριση από μια λίστα από identifiers γι αυτό το πρόσωπο από τα πεδία που ζητήθηκαν.

| Query Statement ID: | Q23 |
| --- | --- |
| Query Type: | Query |
| Query Name: | Q23 Get Corresponding Identifiers |
| Query Trigger: | QBP^Q23^QBP_Q21 |
| Query Mode: |  |
| Response Trigger: | RSP^K23^RSP_K23 |
| Query Characteristics |  |
| Purpose: | Returns list of identifiers from the specified domains, given an identifier from a given domain. |

| QBP^Q23^QBP_Q21 | Query By Parameter | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment | 5 |
| RCP | Response Control Parameters | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| RSP^K23^RSP_K23 | Segment Pattern Response | Group Control | Comment | Support Indicator | Chapter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSH | Message Header |  |  |  | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement |  |  |  | 2 |
| [ERR] | Error |  |  |  | 2 |
| QAK | Query Acknowledgement |  |  |  | 5 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment |  |  |  | 5 |
| [ |  | Query Result Cluster, Begin PID Group |  |  |  |
| PID | Patient Identification |  | Only PID.3 of this segment is to be valued |  | 3 |
| ] |  | End PID Group, End Query Results |  |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer |  |  |  | 2 |

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ένος ζεύγους μηνυμάτων Q22/K22. πρώτα το query:

MSH|^&~\|CLINREG|WESTCLIN|HOSPMPI|HOSP|199912121135-

0600||QBP^Q23^QBP_Q21|1|D|2.4

QPD|Q23^Get Corresponding

IDs^HL7nnnn|111069|112234^^^METRO HOSPITAL|^^^WEST

CLINIC~^^^SOUTH LAB|

RCP||I|

SEC|0614

Αυτό το query ζητά identifiers από την WEST CLINIC και το SOUTH LAB για το πρόσωπο με identifier 112234, από την υπεύθυνη αρχή του METRO HOSPITAL. Εδώ έχουμε ένα δείγμα απόκρισης :

MSH|^&~\|HOSPMPI|HOSP|CLINREG|WESTCLIN|199912121135-

0600||RSP^K23^RSP_K23|1|D|2.4|

MSA|AA|8699|

QAK|111069|OK|Q23^Get Corresponding IDs^HL7nnnn|1|

QPD|Q23^Get Corresponding

IDs^HL7nnn|111069|112234^^^METRO HOSPITAL|^^^WEST

CLINIC~^^^SOUTH LAB|

PID|||56321A^^^WEST CLINIC~66532^^^SOUTH

LAB||Smith^John||19630423|M||C|N2378 South

Street^^Madison^WI^53711|

### Allocate identifiers (QBP) and response (RSP) (events Q24 and K24)

Αυτή η ερώτηση/απόκριση έχει σχεδιαστεί για την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα σύστημα-πελάτη και σε ένα MPI (Master Person Index). Η ερώτηση αποτελείται από πεδία στα οποία οι identifiers πρέπει να επανατοποθετηθούν, όσο και η απόκριση από νέους identifiers σ’αυτά τα πεδία.

| Query Statement ID: | Q24 |
| --- | --- |
| Query Type: | Query |
| Query Name: | Allocate Identifiers |
| Query Trigger: | QBP^Q24^QBP_Q21 |
| Query Mode: |  |
| Response Trigger: | RSP^K24^RSP_K24 |
| Query Characteristics |  |
| Purpose: | Request that an MPI allocate an identifier for a given domain. |

| QBP^Q24^QBP_Q21 | Query By Parameter | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment | 5 |
| RCP | Response Control Parameters | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| RSP^K24^RSP_K24 | Segment Pattern Response | Group Control | Comment | Support Indicator | Chapter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSH | Message Header |  |  |  | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement |  |  |  | 2 |
| [ERR] | Error |  |  |  | 2 |
| QAK | Query Acknowledgement |  |  |  | 5 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment |  |  |  | 5 |
| [ |  | Query Result Cluster, Begin PID Group |  |  |  |
| PID | Patient Identification |  | Only PID.3 of this segment is to be valued |  | 3 |
| ] |  | End PID Group, End Query Results |  |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer |  |  |  | 2 |

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ενός ζεύγους μηνυμάτων Q24/K24. Πρώτα έχουμε το query:

MSH|^&~\|CLINREG|WESTCLIN|HOSPMPI|HOSP|199912121135-

0600||QBP^Q24^QBP_Q11|1|D|2.4

QPD|Q24^Allocate Identifiers^HL7nnnn|111069|^^^WEST

CLINIC~^^^SOUTH LAB|

RCP||I|

SEC|0614

Αυτό το query ζητά identifiers από την WEST CLINIC και το SOUTH LAB τους οποίους θα αποθηκεύσει και θα τους επιστρέψει. Εδώ έχουμε ένα δείγμα απόκρισης :

MSH|^&~\|HOSPMPI|HOSP|CLINREG|WESTCLIN|199912121135-

0600||RSP^K24^RSP_K11|1|D|2.4|

MSA|AA|8699|

QAK|111069|OK|Q24^Allocate Identifiers^HL7nnnn|1|

QPD|A56^Allocate Identifiers^HL7nnn|111069|^^^WEST

CLINIC~^^^SOUTH LAB|

PID|||624335A^^^WEST CLINIC~564325^^^SOUTH LAB|

### ADT/ACK – ανενέωση πληροφοριών για παρενέργειες (update adverse reaction information) (event A60)

Αυτό το trigger event χρησιμοποιείται όταν οι πληροφορίες για τις αλλεργίες ενός πρόσωπου/ασθενή έχουν αλλάξει.

| ADT^A60^ADT_A60 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PV1 ] | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |
| [{ IAM }] | Patient adverse reaction information | 3 |

| ACK^A60^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – αλλαγή συμβουλευτικού γιατρού (change consulting doctor) (event A61)

Το A61 event χρησιμοποιείται ως αποτέλεσμα της αλλάγης κάποιου συμβουλευτικού γιατρού στην περίθαλψη ενός ασθενή.

Ο καινούριος συμβουλευτικός γιατρός πρέπει να εμφανίζεται στο PV1-9 - consulting doctor.

| ADT^A61^ADT_A61 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ {ROL} ] | Role | 12 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |

| ACK^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ADT/ACK – ακύρωση αλλαγής συμβουλευτικού γιατρού (cancel change consulting doctor) (event A62)

Το  A62 event στέλνεται όταν ένα  A61 (change consulting doctor) event έχει ακυρωθεί, είτε λόγω λανθασμένης εισόδου του A61 event ή λόγω της απόφασης να μην γίνει η αλλαγή τελικά. Στο PV1-9 - consulting doctor πρέπει να φαίνεται ο προηγουμενος γιατρός του ασθενή, δηλαδη πριν την αλλαγή που θα γινόταν.

| ADT^A62^ADT_A61 | ADT Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [ {ROL} ] | Role | 12 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info. | 3 |

| ACK^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

Message segments:

1) EVN-event type segment

Το EVN segment χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των            απαραίτητων πληροφοριών των trigger events και των λαμβανόμενων αιτήσεων. (HL7 Table 0003-Event type)

2) PID-patient administration segment

Το PID segment χρησιμοποιείται σε όλες τις αιτησεις όπου χρειάζονται πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία του ασθενή. Περιεχει σταθερες, ταυτοποιητικές και δημογραφικες, πληροφορίες του ασθενή οι οποίες δεν είναι πιθανό να αλλάξουν σύντομα. Επίσης περιλαμβάνιονται και δημογραφικά για ζώα (PID-35 εως PID-38).

Η υπεύθυνη αρχή είναι HD data-type το οποίο συνδέεεται μοναδικά με την υπεύθυνη αρχή που πρώτη όρισε τον αριθμό. Ένα ίδρυμα ή ένα group ιδρυμάτων που ενδοεπικοινωνούν, πρέπει να καθιερώσει μια λίστα από υπεύθυνες αρχές, οι οποίες θα είναι οι πιθανοί εισηγητές των αριθμών του patient identification (ταυτοποίηση ασθενή).

Λόγω του ότι τριτα προσωπα ενδέχεται να στείλουν ή να λάβουν HL7 messages τα οποια περιέχουν PID number, οι  υπεύθυνη αρχή στο PID number μπορει να μην είναι η ίδια με αυτή των συστημάτων που επικοινώνησαν και αναγνωρίζονται στο MSH. Η υπεύθυνη αρχή πρέπει να είναι μοναδική για όλα τα συστήματα, σε μια ανταλλάγη HL7 μηνυμάτων.

3) PV1- segment επισκεψεων ασθενή (patient visit segment)

To PV1 segment χρησιμοποιείται στις Registration/Patient Administration εφαρμογές, έτσι ώστε να είναι δυνατη η επικοινωνία με τον λογαριασμό ενός ασθενή ή τα στοιχεία των επισκεψέων του. Αν δεν κάνουμε κάποια επιλογή τότε στέλνει δεδομένα σχετικά με τον λογαριασμό. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε αυτό το segment στο επίπεδο των δεδομένων για τις επισκέψεις, πρέπει το PV1-51 - visit indicator να πάρει την τιμή "V". Η τιμή του PV-51 επηρεάζει τα δεδομένα που στα PV1, PV2, ή οποιαδήποτε άλλα segments έχουν σχέση με την ιεραρχία στο PV1 (π.χ. ROL, DG1, ή OBX).

Το ID των υπηρεσιών (το προαιρετικό τέταρτο component σε κάθε patient location field), είναι HD data type και συνδέεται αποκλειστικά με την υπηρεσία υγείας περιέχοντας και την τοποθεσία όπου βρίσκεται. Ένα δεδομένο ίδρυμα, ή όμαδα ιδρυμάτων, πρέπει να ορίσει μια λίστα από υπηρεσίες οι οποίες θα είναι οι βασικοί υπεύθυνοι, που θα καθορίζουν την τοποθεσία του ασθενή. Με δεδομένο ότι και τρίτοι παίρνουν μέρος στην ανταλλαγή HL7 μηνυμάτων, ενδέχεται το ID της υπηρεσίας στην τοποθεσία του ασθενή να μην είναι το ίδιο με αυτό στο MSH των συστημάτων που επικοινωνούν. Το  ID της υπηρεσίας πρέπει να είναι μοναδικό σε όλες τις υπηρεσίες.

4) PV2-patient visit-additional information segment

Αποτελεί την συνέχεια των πληροφοριών που περιέχονται στο PV1 segment.

5) ΝΚ1-next of kin/associated parties segment

Περιέχει πληροφορίες για τους συγγενεις του ασθενή ή άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Όλα τα παραπανω προσωπα πρεπει να προσδιορίζονται.

Αν ένα πρόσωπο ή ένας οργανισμός έχει πολλαπλό ρόλο, για παράδειγμα ένα πρόσωπο είναι ταυτοχρονα και συγγενής και κάποιος που θα ειδοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης, συνίσταται να στέλνεται ένα NK1 segment για κάθε ρόλο επικοινωνίας που πληροί (field 7).

6) AL1-patient allergy information segment

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με αλλεργίες διαφόρων τύπων, τις οποίες παίρνουμε από τους user-defined πίνακες. Κάθε AL1 segment περιγράφει και μία αλλεργία.

7) ΙAM-patient adverse reaction information segment-unique identifier

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με ανεπιθύμητες αντίδρασεις (παρενέργειες) του ασθενή, τις οποίες παίρνουμε από τους user-defined πίνακες. Κάθε ΙΑΜ segment περιγράφει και μία παρενέργεια. Αυτό το segment χρησιμοποιείται αντί του AL1 - Patient allergy information segment.

8) NPU-bed status update segment

Aνανεώνει τα δεδόμενα για την κατάσταση του κρεβατιού ενός ασθενή, π.χ «κατειλημένο» ή «μη κατειλημένο».

9) MRG-merge patient information segment

To MRG segment παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενοποίηση δεδομένων του ασθενή, σε δεχόμενες αιτήσεις. Για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί, η υπεύθυνη αρχή πρέπει να είναι μοναδική για τον ορισμό του PID number.

10) PD1-patient additional demographic segment

Περιέχει πρόσθετα δημογραφικά στοιχεία του ασθενή, που ενδέχεται να αλλάξουν.

11) DB1-disability segment

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία ενός προσώπου. Δημιούργήθηκε έτσι ώστε να μην χρειάζεται να προσθέτονται πληροφορίες για αυτό το θέμα όπου απαιτείται. Είναι προαιρετικό (optional) segment και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στείλει πληροφοριές σχετικά με την αναπηρία ενός ατόμου, το οποίο ήδη προσδιορίζεται στο κεφάλαιο της Διαχείρησης Ασθενή.

12) PDA-patient death and autopsy segment

Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον θάνατο και την πιθανή αυτοψία ενός ασθενή.

#### Σημειώσεις υλοποίησης:

1) Swapping a patient (αλλαγή/μεταφορά ασθενή στη θέση ενός άλλου)

Κάποια συστήματα μπορουν να χειριστούν αυτή την περίπτωση ως μία εφαρμογή. Άλλα μπορεί να χρειαστούν μια πολλαπλή διαδικασία στην οποία :

a) o ασθενής Α εγγράφεται σε μια προσωρινή τοποθεσία

β) o ασθενής Β εγγράφεται στην τοποθεσία του Α

γ) o ασθενής Α εγγράφεται στην προηγούμενη τοποθεσία του Β

Αυτό το σενάριο απαειτεί τρία ξεχωριστά μήνυματα μετάφορας αντί ενός μηνύματος ανταλλαγής. Αν όλα τα κρεβάτια σε ένα νοσοκομείο είναι κατειλήμενα, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε μια εικονική τοποθεσία.

2) Merging patient/person information (ενοποίηση πληροφοριών ασθενή/προσώπου)

Ο όρος identifier συνδέεται με ένα ή περισσότερα σετ δεδομένων. Π.χ ένας identifier μπορεί να είναι ένας αριθμός ιατρικού αρχείου ο οποίος συνδέεται με αριθμούς λογαριάσμων. Ο αριθμός λογαριασμού είναι ένας τύπος identifier ο οποιός μπορεί να συνδέεται με αριθμούς επισκέψεων.

Αυτή η ενότητα ασχολείται με τα events που παιρνουν μερος όταν απαιτείται να διορθωθεί κάποιο λάθος σχετικά με προσωπο, ασθενή, λογαριασμο, ή identifier επίσκεψης. Οι τύποι των σφαλμάτων που συμβαίνουν συνήθως διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

α) Δημιουργία πανομοιότυπου identifier

Για την διόρθωση χρησιμοποιείται η διαδικασία “merge”.

β) Επιλογή εσφαλμένου identifier

Για την διόρθωση χρησιμοποιείται η διαδικασία “move”.

γ) Εγγραφή εσφαλμένου identifier

Για την διόρθωση χρησιμοποιείται η διαδικασία “change identifier”.

Ιεραρχία των identifiers : ασθενής, λογαριασμός, επίσκεψη.

α) Merge : Η διαδικασία merge σημαίνει πως δύο ξεχωριστά αρχεία έχουν συνδυαστεί σε ένα αρχείο με ένα σετ identifiers και με τα δεδομένα που «επέζησαν» στο επίπεδο  merge. Όλοι οι  identifiers, οι λογαριασμοί και οι επισκέψεις δεν ενοποιήθηκαν, αλλά συνδυάστηκαν στο ίδιο προσώπικο αρχείο. Πάρακάτω φαίνεται η γραφική αναπαρασταση της διαδικασίας.

β) Move : Η διαδικασία move περιλαμβάνει την μεταφορά ενός ή περισσοτέρων σετ δεδομένων από έναν ανώτερο identifier στο επόμενο ιεραρχικό επίπεδο σε έναν άλλο ανώτερο identifier στο επόμενο ιεραρχικό επίπεδο, ενώ όλοι οι identifiers διατηρούν τις αρχικές τους τιμές. Μπορεί να γίνει μια εξαίρεση στο να διατηρηθεί η αρχική τιμή του identifier, στην περίπτωση που κάποιος από τους δευτερεύοντες αρχικούς identifiers ήδη υπάρχει.

Αυτή η διαδικασία σημαίνει πως ένας ασθενής, λογαριασμός, ή επίσκεψη έχουν μετακινηθεί από το ένα πρόσωπο, ασθενή, λογαριασμό σε ένα άλλο.

Σημείωση : Στο move event όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το λάθος ID «πηγή» και τα δευτερεύοντα ID, θα μετακινηθούν στο σωστό ID «στόχο». Ο προσδιορισμός κάθε δευτερεύοντος ID στην επανάληψη των PID/MRG/PV1 σετ είναι προαιρετικός, αλλά δεν συνίσταται.

γ) Change : H διαδικασία  change σημαίνει πως ένας identifier προσώπου, ασθενή, λογαριασμού ή επίσκεψης έχει αλλάξει. Ένας λάνθασμένα εγγεγραμένος identifier ενός προσώπου, αλλάζει με τον σωστό.

a) Merge

b) Move

c) change

3) Συνδέσεις αρχείων ασθενών

Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων ασθένων είναι μια διαφορετικη διαδικασία από την merge. Με τη χρήση του link trigger event τα αρχεία που μπορει να μεταποιήθουν πρέπει να μείνουν ξεχωριστά. Βέβαια, λόγω των διαφορετικών αρχιτεκτονικών στις βάσεις δεδομένων, μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στη σύνδεση.

4)  MPI Integration-μια εισαγωγή

α) Τι είναι ένα MPI : MPI = Master Patient Index, εννοώντας ότι χειρίζεται μόνο δεδομένα ασθενή. Αργότερα, επεκτάθηκε περιλαμβάνοντας και δεδομένα προσώπου γενικά (ασθενείς, εγγυητές, συνδρομητές, ακόμη και προμηθευτές). Το MPI μπορεί να παίξει το ρόλο του συνδετικού κρίκου (Correlation Manager) διαφορετικών πεδίων ID, ανάμεσα σε συστήματα που επικοινωνούν. Τυπικά, ένα MPI θα έχει ένα παγκόσμιο ή εταιρικό identifier ο οποιός θα αναγνωρίζει μοναδικά το πρόσωπο μέσα στο MPI. Π.χ ένα σύστημα (πελάτης) ρωτάει το MPI τα δημογραφικά στοιχεία για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Το MPI χρησιμοποιεί συγκριτικούς αλγορίθμους για να βρει τα πιθανά προσωπα που ταιριάζουν, και επιστρέφει στο σύστημα τα πρόσωπα αυτά.

β) HL7 και CORBAMed PIDS : Έχει γίνει μία προσπάθεια να εναρμονιστεί η δουλειά που έχει γίνει στο CORBAMed PIDS (Patient Identification Service)  με τα HL7 μηνύματα, με ενδιαφέρον κυρίως στην Version 3.0.

γ) MPI QUERY για αναζήτηση και αναγνώριση προσώπου :

| Query | Name | MPI Use |
| --- | --- | --- |
| Q21/K21 | Παίρνουμε τα Δημογραφικά Προσώπου | Με δεδομένο τον identifier του προσώπου, επιστρέφει το PID και προαιρετικά τα PD1 segments για όλα τα πρόσωπα που ταιριάζουν. |
| Q22/K22 | Αναζήτηση Υποψηφίων | Με δεδόμένα τα δημογραφικά, προαιρετικά και έναν αλγόριθμο, βρίσκει και επιστρέφει την λίστα των προσώπων που ταιριάζουν. |
| Q23/K23 | Get Corresponding Identifiers | Με δεδομένο τον identifier ενός προσώπου και μιας λίστας με πεδία identifier, επιστρέφει τους identifier του προσώπου σ’ αυτά τα πεδία. |
| Q24/K24 | Allocate Identifiers | Με δεδομένη μια λίστα των πεδίων των identifier, επιστρέφει νέους identifier για αυτά τα πεδία. Δεν πρέπει να συνδέονται με το πρόσωπο, παρά μόνο να reserve(?) και να επιστρέφονται. |

Στις περιπτώσεις που γίνεται μια ερώτηση σε ένα MPI, παίρνουν μέρος δύο βασικές μεταβλητές :

ID Creator – Ποιο σύστημα εγγράφει τους νέους identifiers των προσώπων για το σύστημα πελάτη. Αυτό μπορει να είναι είτε το MPI είτε το σύστημα πελάτη.

Person Existence ( Ύπαρξη Προσώπου) – Σε ποιο σύστημα υπάρχει το αρχείο του προσώπου, στο MPI στο σύστημα πελάτη ή και στα δύο.

5) Χρήσιμες Σημειώσεις : Mη-ανθρώπινα PID για αναγνώριση ασθενή

Το είδος του μη-ανθρώπινου ασθενή είναι απαιτούμενο (required) στοιχείο. Ta στοιχεία που αφορούν στην αναπαραγωγή και τη ράτσα είναι προαιρετικά .

## Chapter 4: Εισαγωγή Παραγγελιών

### Σκοπός

Το κεφάλαιο των παραγγελιών περιλαμβάνει υπηρεσίες περίθαλψης από το φαρμακείο, κλινικές παρατηρήσεις, εξετάσεις του εργαστηρίου, ακτινογραφίες κλπ. Το κεφάλαιο αποτελείται από πέντε μεγάλες ενότητες : Γενικά, Διατροφή, Προμήθεια, Φαρμακείο και Εμβολιασμός. Η καθεμιά απ’αυτές περιέχει trigger events, προσδιορισμό των messages, segments και παραδείγματα για τον ακριβή τύπο των μηνυμάτων παραγγελίας.

Λεξιλόγιο :

Order (παραγγελία) = η ανάγκη για μια υπηρεσία μετά από μία αίτηση.

Placer = H αίτηση ή το πρόσωπο που αρχικοποιεί μια παραγγελία.

Filler = Η αίτηση που απαντά σε μια παραγγελία ή δηλώνει μια παρατήρηση. Μπορεί επίσης να αρχικοποιήσει μια παραγγελία (νέες παραγγελίες), να προσθέσει βοηθητικές υπηρεσίες στις ήδη υπάρχουσες, να αντικαταστήσει υπάρχουσες παραγγελίες, να θέσει μια παραγγελία σε αναμονή, να σταματήσει μια παραγγελία, να απελευθερώσει μια  παραγγελία σε αναμονή, ή να ακυρώσει μια υπάρχουσα παραγγελία.

### Προσδιορισμός datatype ποσότητας/χρόνου :

Components:  <quantity (CQ)> ^ <interval (CM)> ^

<duration (ST)> ^ <start date/time (TS)> ^ <end

date/time (TS)> ^ <priority (ST)> ^ <condition (ST)> ^

<text (TX)> ^ <conjunction (ID)> ^ <order sequencing

(CM)> ^ <occurrence duration (CE)> ^ <total occurrences

(NM)>

Ορισμός : Το Quantity/timing (ORC-7, OBR-27) παρέχει ένα μέσο προσδιορισμού για το πότε και πόσο συχνά θα εφαρμόζεται η υπηρεσία που έχει ζητηθεί. Είναι ένα πολύπλοκο multicomponent πεδίο που μπορεί να έχει επαναλήψεις, π.χ περισσοτερα από ένα quantity/timing specification, χωρισμένα με οριοθέτες επαναληψης (repeat delimiters). Είναι ένα ξεχώριστο data type (Section 2.8.41, “TQ - timing quantity”). Ta components για τον προσδιορισμο ενός quantity/timing datatype περιγράφεται με τα “Quantity component (CQ)” και “Total occurrences component (NM)”.

### Γενικά Trigger Events και Προσδιορισμός Messages :

Στην ενότητα αυτή ορίζονται τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται γενικά σε όλες τις παραγγελίες, σε σχέση με την Μελέτη της Παρατήρησης και της Διάγνωσης.

### ORM – μήνυμα γενικής παραγγελίας (general order message) (event O01)

Έχει παραμείνει για λόγους συμβατότητας και μόνο. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται στην θέση του τα trigger events OMG, OML, OMD, OMS OMN και OMP, όταν έχουμε επικοινωνία μεταξύ παραγγελίων και events που σχετίζονται με παραγγελίες.

Η εφαρμογή αυτού του μηνύματος, είναι να αρχικοποιήσει τη μετάδοση πληροφοριών για μια παρ/λία. Αυτό περιλαμβάνει νέες παρ/λίες, ακύπωση παρ/λιών, διακοπή, αναμονή, κλπ. Τα  ORM μηνύματα μπορουν να αρχικοποιηθούν ακόμη από έναν placer, filler, ή κάποια τρίτη πλευρά.

Το trigger event για αυτό το μήνυμα είναι οποιαδήποτε αλλαγή σε μια παρ/λία. Το CTD segment χρησιμοποιείται για την μετάδοση προσωρινών πληροφοριών του ασθενή, σχετικών με την παρ/λία.

| ORM^O01^ORM_O01 | General Order Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit- Additional Info | 3 |
| [{IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert. | 6 |
| }] |  |  |
| [GT1] | Guarantor | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| <OBR¦ | Order Detail Segment OBR, etc. | 4 |
| RQD¦ |  |  |
| RQ1¦ |  |  |
| RXO¦ |  |  |
| ODS¦ |  |  |
| ODT> |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Detail) | 2 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
| [{DG1}] | Diagnosis | 6 |
| [{ |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Results) | 2 |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| [{FT1}] | Financial Transaction | 6 |
| [{CTI}] | Clinical Trial Identification | 7 |
| [BLG] | Billing Segment | 4 |
| } |  |  |

### ORR – μήνυμα απόκρισής στο ORM (general order response message response to any ORM) (event O02)

Η εφαρμογή αυτού του μηνύματος είναι να απαντήσει σε ένα ORM μήνυμα. Το ORR είναι το ACK σε ένα ORM μήνυμα. Για παράδειγμα acknowledgment βλέπε κεφάλαιο 2.

Στο ORR τα PID και ORC segments είναι προαιρετικά, ειδικά στην περίπτωση μιας απόκρισης λάθους. Ενώ, τα ORC segments είναι πάντα απαιτούμενα στο ORR όταν είναι παρόν ένα order detail segment. Για παράδειγμα, μια απόκριση  ORR μπορεί να περιέχει μόνο το MSH και το MSA, αλλά αν είναι παρόν ένα RQ1, τότε πρέπει να προηγείται ένα ORC.

| ORR^O02^ORR_O02 | General Order Acknowledgment Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}]] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| <OBR¦ | [Order Detail Segment] OBR, etc. | 4 |
| RQD¦ |  |  |
| RQ1¦ |  |  |
| RXO¦ |  |  |
| ODS¦ |  |  |
| ODT> |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Detail) | 2 |
| [{CTI}] | Clinical Trial Identification | 7 |
| } |  |  |
| ] |  |  |

#### hiddentext

#### Σημέιωση: τα  ORR για προμήθεια, φαρμακείο και παραγγελίες διατροφής, έχουν ελάχιστες διαφορές στην σύνταξη των μηνυμάτων.

### OSQ/OSR- απόκριση σε ερώτηση για την κατάσταση παραγγελίας (query response for order status) (event Q06)

| OSQ^Q06 | Order Status Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [ QRF ] | Query Filter | 2 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| OSR^Q06 | Order Status Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [QRF] | Query Filter | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| <OBR¦RQD¦RQ1¦ RXO¦ODS¦ODT> | [Order Detail Segment] OBR, etc. | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Detail) | 2 |
| [{CTI}] | Clinical Trial Identification | 7 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

### OMG  - μήνυμα γενικής κλινικής παρ/λίας (general clinical order message) (event O19)

Το μήνυμα αυτό αρχικοποιεί την μετάδοση πληροφοριών για μια γενική κλινική παρ/λία με χρήση του OBR segment. Τα μηνύματα που χρησιμοποιούν το μήνυμα ORM με το OBR segment υποστηρίζονται για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις. Η εφαρμογή του μηνύματος περιλαμβάνει νέες παρ/λίες, ακύρωση παρ/λιών, διακοπή, αναμονή, κλπ. Τα  OMG μηνύματα μπορουν να αρχικοποιηθούν ακόμη από έναν placer, filler, ή κάποια τρίτη πλευρά.

Αυτό το trigger event περιλαμβάνει segments που αναγνωρίζονται ως  ‘previous results’ (προηγούμενα αποτελέσματα). Αυτά τα  segments επιτρέπουν στο σύστημα που στέλνει αρχικά, να συμπεριλάβει δημογραφικές πληροφορίες και/ή αποτελέσματα από προηγούμενες εξετάσεις, όταν αυτές σχετίζονται με την παρούσα παραγγελία.

Το CTD segment σ’ αυτό το trigger event χρησιμοποιείται για την μετάδοση προσωρινών πληροφοριών για τον ασθενή.

| OMG^O19^OMG_O19 | General Clinical Order Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2] | Patient Visit- Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| [{IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert. | 6 |
| }] |  |  |
| [GT1] | Guarantor | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| OBR | Observation | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Detail) | 2 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
| [{DG1}] | Diagnosis | 6 |
| [{ |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Results) | 2 |
| }] |  |  |
| {[ |  |  |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification – previous result | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics – previous result | 3 |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit – previous result | 3 |
| [PV2] | Patient Visit Add. Info – previous result | 3 |
| ] |  |  |
| [{AL1}] | Allergy Information - previous result | 3 |
| { |  |  |
| [ORC] | Common Order - previous result | 4 |
| OBR | Order Detail - previous result | 4 |
| {[NTE]} | Notes and Comments - previous result | 2 |
| [CTD] | Contact Data - previous result | 10 |
| { |  |  |
| OBX | Observation/Result - previous result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments - previous result | 2 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| }] |  |  |
| [{FT1}] | Financial Transaction | 6 |
| [{CTI}] | Clinical Trial Identification | 7 |
| [BLG] | Billing Segment | 4 |
| } |  |  |

### ORG - general clinical order acknowledgement message (event O20)

Η εφαρμογή αυτού του μηνύματος είναι να απαντήσει σε ένα OMG μήνυμα. Ισχύουν τα ίδια με κάθε ACK που έχουμε αναφέρει.

| ORG^O20^ORG_O20 | General Clinical Order Acknowledgment Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [OBR] | Observation | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Detail) | 2 |
| [{CTI}] | Clinical Trial Identification | 7 |
| } |  |  |
| ] |  |  |

### OML – μήνυμα παρ/λίας εργαστηρίου (laboratory order message) (event O21)

Η ακόλουθη δομή μηνύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μηνυμάτων εργαστηρίου ή άλλων, με σκοπό την αυτοματοποίηση της εφερμογής. Τη στιγμή που το ORM μήνυμα με το OBR segment μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους συμβατότητας στα γενικά μηνύματα εργαστηρίου, μόνο το OML πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση εργαστηριακών δειγμάτων, που απαιτεί η αυτοματοποίηση του εργαστηρίου.

Τα SAC segments που περιλαμβάνονται στο μήνυμα επιτρέπουν την μεταφορά π.χ, είτε μιας παρ/λίας εργαστηρίου με πολλαπλά container και πολλαπλές παραγγελίες εξετάσεων που καθεμιά συνδέεται με ένα container, ή παρ/λίες εργαστηρίου με παρ/λίες εξετάσεων που απαιτούν πολλαπλά container.

| OML^O21^OML_O21 | Laboratory Order Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit- Additional Info | 3 |
| [{IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert. | 6 |
| }] |  |  |
| [GT1] | Guarantor | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| [ |  |  |
| SAC | Specimen Container Details | 13 |
| [{OBX}] | Additional Specimen Characteristics | 7 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| OBR | Observation Request | 4 |
| [{ |  |  |
| SAC | Specimen Container Details | 13 |
| [{OBX}] | Additional Specimen Characteristics | 7 |
| }] |  |  |
| [TCD] | Test Code Details | 13 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Detail) | 2 |
| [{DG1}] | Diagnosis | 6 |
| [{ |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [TCD] | Test Code Detail | 13 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Results) | 2 |
| }] |  |  |
| [{ |  |  |
| [PID | Patient Identification – previous result | 3 |
| [PD1]] | Additional Demographics – previous result | 3 |
| [PV1 | Patient Visit – previous result | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit Add. Info – previous result | 3 |
| [{AL1}] | Allergy Information - previous result | 3 |
| { |  |  |
| [ORC] | Common Order - previous result | 4 |
| OBR | Order Detail - previous result | 4 |
| {[NTE]} | Notes and Comments - previous result | 2 |
| { |  |  |
| OBX | Observation/Result - previous result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments - previous result | 2 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| [{FT1}] | Financial Transaction | 6 |
| [{CTI}] | Clinical Trial Identification | 7 |
| [BLG] | Billing Segment | 4 |
| } |  |  |
| ] |  |  |

### ORL – μήνυμα απόκρισης σε ένα OML (general laboratory order response message to any OML) (event O22)

Η εφαρμογή αυτού του μηνύματος είναι να απαντήσει σε ένα OML μήνυμα. Με άλλα λόγια είναι το ACK σε ένα ORL μήνυμα.

| ORL^O22^ORL_O22 | General Laboratory Order Acknowledgment Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| { |  |  |
| [SAC | Specimen Container Details | 13 |
| [{OBX}] | Additional Specimen Characteristics | 7 |
| ] |  |  |
| [{ |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [OBR | Observation Request | 4 |
| [{SAC}] | Specimen Container Details | 13 |
| ] |  |  |
| }] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| ] |  |  |

### Γενικά segments :

ORC - κοινό segment παραγγελίας

Χρησιμοποιείται για να μεταδώσει πεδία που είναι κοινά σε όλες τις παραγγελίες. Είναι απαιτούμενο (required) στο ORM μήνυμα παραγγελίας. Είναι υποχρεωτικό στα ORR μηνύματα μόνο αν υπάρχει order detail segment. Σε καποιές περιπτώσεις τα πεδία ORR και order detail segment αλληλοκαλύπτονται.

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R | N | 0119 | 00215 | Order Control |
| 2 | 22 | EI | C |  |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | C |  |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 22 | EI | O |  |  | 00218 | Placer Group Number |
| 5 | 2 | ID | O | N | 0038 | 00219 | Order Status |
| 6 | 1 | ID | O |  | 0121 | 00220 | Response Flag |
| 7 | 200 | TQ | O | Y |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 8 | 200 | CM | O |  |  | 00222 | Parent |
| 9 | 26 | TS | O |  |  | 00223 | Date/Time of Transaction |
| 10 | 250 | XCN | O | Y |  | 00224 | Entered By |
| 11 | 250 | XCN | O | Y |  | 00225 | Verified By |
| 12 | 250 | XCN | O | Y |  | 00226 | Ordering Provider |
| 13 | 80 | PL | O |  |  | 00227 | Enterer’s Location |
| 14 | 250 | XTN | O | Y/2 |  | 00228 | Call Back Phone Number |
| 15 | 26 | TS | O |  |  | 00229 | Order Effective Date/Time |
| 16 | 250 | CE | O |  |  | 00230 | Order Control Code Reason |
| 17 | 250 | CE | O |  |  | 00231 | Entering Organization |
| 18 | 250 | CE | O |  |  | 00232 | Entering Device |
| 19 | 250 | XCN | O | Y |  | 00233 | Action By |
| 20 | 250 | CE | O |  | 0339 | 01310 | Advanced Beneficiary Notice Code |
| 21 | 250 | XON | O | Y |  | 01311 | Ordering Facility Name |
| 22 | 250 | XAD | O | Y |  | 01312 | Ordering Facility Address |
| 23 | 250 | XTN | O | Y |  | 01313 | Ordering Facility Phone Number |
| 24 | 250 | XAD | O | Y |  | 01314 | Ordering Provider Address |
| 25 | 250 | CWE | O | N |  | 01473 | Order Status Modifier |

ORC σημειώσεις χρήσης :

a) placer order groups

Το Standard υποστηρίζει ένα μηχανισμό για την συλλογή διάφορων παραγγελίων μαζί σε μια ομάδα. Συνήθως, αυτο χρησιμοποιείται σε μία «σύνοδο παραγγελιάς» για των ίδιο ασθενή. Μια ομάδα παραγγελίας (order group), είναι μια λίστα παραγγελιών (ORCs) που συνδέεται με ένα  ORC-4-placer group number. Μια τέτοια ομάδα υφίσταται όταν ο placer παρέχει ένα placer group number μαζί με την αρχική παραγγελία. Η ομάδα παραγγελίας αποτελείται από όλα τα ORCs και τα υπόλοιπα order detail segments, που έχουν το ίδιο placer group number. Μια παραγγελία μπορεί να βγει απ’ την ομάδα  με χρήση της ακύρωσης, είτε να προστεθεί στην ομάδα με χρήση της αντικατάστασης ή του μηχανισμού γονέας-παιδί.

b) διπλασιασμός πεδίων (duplicate fields)

Το ORC έχει σκοπό να προσδιορίσει με τον ίδιο τρόπο τα πεδία που είναι κοινά σε όλες τις παραγγελίες.  Ορισμένα ORC πεδία παρουσιάζονται διπλασιασμένα σε κάποια  order detail segments (π.χ., OBR, RXO). Για παράδειγμα, το ORC-2-placer order number έχει το ίδιο νόημα και σκοπό με το πεδίο του OBR-2-placer order number.

c) γονέας/παιδί – ακύρωση, αναμονή, διακοπή (parent/child - cancel, hold, discontinue)

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης μιας αιτησής για ακύρωση, αναμονή, ή διακοπή της παραγγελίας γονέα, η αίτηση εφαρμόζεται στην παραγγελία του γονέα και αυτόματα σε όλες τις σχετικές παραγγελίες του παιδιού.

ORC ορισμοί πεδίων : ORC-1 έως ORC-25.

BLG - segment λογαριασμού

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών λογαριασμού, σχετικών με την παραγγελία, στην συμπλήρωση της αίτησης.

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | CM | O |  | 0100 | 00234 | When to Charge |
| 2 | 50 | ID | O |  | 0122 | 00235 | Charge Type |
| 3 | 100 | CX | O |  |  | 00236 | Account ID |

BLG ορισμοί πεδίων : BLG-1 έως BLG-3.

### OBR – segment αίτησης παρατήρησης (observation request segment)

Χρησιμοποιείται για να μεταδώσει πληροφορίες είδικα σε μια παραγγελία που αφορά μελέτη διάγνωσης ή παρατήρηση, σωματική εξέταση, ή πόρισμα (assessment). Το OBR segment ορίζει τα περιεχόμενα μιας αίτησης για υπηρεσίες διάγνωσης (π.χ., εργαστήριο, EKG) ή κλινικές παρατηρήσεις (π.χ., εξέταση φυσικής κατάστασης). Όταν ένας placer ζητά ένα σετ από παρατηρήσεις, πάντα περιλαμβάνεται ένα order segment. Για εργαστηριακές εξετάσεις, οι πληροφορίες, στο order segment, συνήθως αφορούν αποκλειστικά ένα δείγμα.

Στην περίπτωση που μια μεγάλη ομάδα παρατηρήσεων, η οποία έχει παραγγελθεί, δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί, ένα order segment θα επιστραφεί στον placer με ένα OBR-25-result status ίσο με X. Σ’αυτη την περίπτωση δεν θα μεταδοθούν segments παρατηρήσης.

Όταν οι παρατηρήσεις ολοκληρώθουν επιτυχώς, το μήνυμα που επιστρέφεται στον placer θα περιλαμβάνει το OBR segment ακολουθούμενο από OBX segments για κάθε ξεχωριστή παρατήρηση (βλ. Κεφάλαιο 7).

OBR ορισμοί πεδίων : Τα σημειωμένα (+) τμήματα σ’αυτό το segment γνωστοποιούνται στον filler και όχι στον placer. Παίρνουν τιμές από τον filler όπως απαιτείται, όταν το OBR segment επιστρέφεται ως μέρος μιας έκθεσης. Τα σημειωμένα (*) τμήματα χρησιμοποιούνται μόνο όταν η παρατήρηση έχει να κάνει με κάποιο δείγμα. Αυτά συμπληρώνονται από τον placer όταν έχει το δείγμα. Ενώ από τον filler συμπληρώνονται όταν το δειγμα φτάσει σ’αυτόν. OBR-1 έως OBR-47.

HL7 Attribute Table – OBR – Observation Request

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00237 | Set ID - OBR |
| 2 | 22 | EI | C |  |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | C |  |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 250 | CE | R |  |  | 00238 | Universal Service Identifier |
| 5 | 2 | ID | B |  |  | 00239 | Priority - OBR |
| 6 | 26 | TS | B |  |  | 00240 | Requested Date/Time |
| 7 | 26 | TS | C |  |  | 00241 | Observation Date/Time # |
| 8 | 26 | TS | O |  |  | 00242 | Observation End Date/Time # |
| 9 | 20 | CQ | O |  |  | 00243 | Collection Volume * |
| 10 | 250 | XCN | O | Y |  | 00244 | Collector Identifier * |
| 11 | 1 | ID | O |  | 0065 | 00245 | Specimen Action Code * |
| 12 | 250 | CE | O |  |  | 00246 | Danger Code |
| 13 | 300 | ST | O |  |  | 00247 | Relevant Clinical Information |
| 14 | 26 | TS | C |  |  | 00248 | Specimen Received Date/Time * |
| 15 | 300 | CM | O |  | 0070/ 0163/ 0369 | 00249 | Specimen Source |
| 16 | 250 | XCN | O | Y |  | 00226 | Ordering Provider |
| 17 | 250 | XTN | O | Y/2 |  | 00250 | Order Callback Phone Number |
| 18 | 60 | ST | O |  |  | 00251 | Placer Field 1 |
| 19 | 60 | ST | O |  |  | 00252 | Placer Field 2 |
| 20 | 60 | ST | O |  |  | 00253 | Filler Field 1 + |
| 21 | 60 | ST | O |  |  | 00254 | Filler Field 2 + |
| 22 | 26 | TS | C |  |  | 00255 | Results Rpt/Status Chng - Date/Time + |
| 23 | 40 | CM | O |  |  | 00256 | Charge to Practice + |
| 24 | 10 | ID | O |  | 0074 | 00257 | Diagnostic Serv Sect ID |
| 25 | 1 | ID | C |  | 0123 | 00258 | Result Status + |
| 26 | 400 | CM | O |  |  | 00259 | Parent Result + |
| 27 | 200 | TQ | O | Y |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 28 | 250 | XCN | O | Y/5 |  | 00260 | Result Copies To |
| 29 | 200 | CM | O |  |  | 00222 | Parent |
| 30 | 20 | ID | O |  | 0124 | 00262 | Transportation Mode |
| 31 | 250 | CE | O | Y |  | 00263 | Reason for Study |
| 32 | 200 | CM | O |  |  | 00264 | Principal Result Interpreter + |
| 33 | 200 | CM | O | Y |  | 00265 | Assistant Result Interpreter + |
| 34 | 200 | CM | O | Y |  | 00266 | Technician + |
| 35 | 200 | CM | O | Y |  | 00267 | Transcriptionist + |
| 36 | 26 | TS | O |  |  | 00268 | Scheduled Date/Time + |
| 37 | 4 | NM | O |  |  | 01028 | Number of Sample Containers * |
| 38 | 250 | CE | O | Y |  | 01029 | Transport Logistics of Collected Sample * |
| 39 | 250 | CE | O | Y |  | 01030 | Collector’s Comment * |
| 40 | 250 | CE | O |  |  | 01031 | Transport Arrangement Responsibility |
| 41 | 30 | ID | O |  | 0224 | 01032 | Transport Arranged |
| 42 | 1 | ID | O |  | 0225 | 01033 | Escort Required |
| 43 | 250 | CE | O | Y |  | 01034 | Planned Patient Transport Comment |
| 44 | 250 | CE | O |  | 0088 | 00393 | Procedure Code |
| 45 | 250 | CE | O | Y | 0340 | 01316 | Procedure Code Modifier |
| 46 | 250 | CE | O | Y | 0411 | 01474 | Placer Supplemental Service Information |
| 47 | 250 | CE | O | Y | 0411 | 01475 | Filler Supplemental Service Information |

### Γενικά Μηνύματα - Παραδείγματα :

Μια παραγγελία αντικαθίσταται από άλλες τρείς παρ/λίες – Έστω ότι μια αίτηση με το όνομα “PC” στέλνει μια παρ/λία στην EKG αίτηση για να γίνουν τρία EKG σε συνεχόμενες μέρες. Η παραγγελία μπορεί να είναι ως εξής :

ORM message:

MSH|...<cr>

PID|...<cr>

ORC|NW|A226677^PC||946281^PC||N|3^QAM||198801121132|P123

^AQITANE^ELLINORE^""^""^""^MD|||4EAST|...<cr>

// EKG order

OBR|1|||8601-7^EKG

IMPRESSION^LN||||||||||||P030^SMITH^MARTIN^""^""^""^M

D|||||||||||3^QAM|...<cr>

BLG|...<cr>

ORC|NW|...<cr>

// Another order yet others may follow

Απαντήσεις :

a)Αν το  Response Flag είναι  N, τότε ο filler της EKG αίτησης απαντά μόνο «Έχω την παραγγελία».

MSH|...<cr>

MSA|...<cr>

Το μόνο που μπορεί να σημαίνει αυτό είναι πως η παραγγελία έχει ληφθεί.

Αν το  Response Flag ήταν  Ε, τότε η απάντηση θα ήταν η ίδια, αλλά θα σήμαινε ότι η EKG αίτηση έχει επεξεργαστεί όλες τις αιτήσεις και έχουν γίνει αποδεκτές.

β) Αν το  Response Flag ήταν  R, τότε ο filler της EKG αίτησης θα πρέπει να ενημερώσει το PC για την δημιουργία παραγγελιών παιδιού (child orders), αλλά όχι με λεπτομέρειες :

MSH|...<cr>

MSA|...<cr>

ORC|PA|A226677^PC|89-458^EKG|946281^PC<cr>

ORC|CH|A226677^PC|89-551^EKG|946281...<cr>    // 1ST

child ORC.

ORC|CH|A226677^PC|89-552^EKG|946281...<cr>    // 2ND

child ORC.

ORC|CH|A226677^PC|89-553^EKG|946281...<cr>    // 3RD

child ORC.

...

// Other

parts of follow.

γ)  Αν το  Response Flag ήταν  D, τότε ο filler της EKG αίτησης θα πρέπει να ενημερώσει το PC για την αντικατάσταση, όπως και για την ακριβή αντ/ση των order segments :

MSH|...<cr>

MSA|...<cr>

ORC|PA|A226677^PC|89-458^EKG<cr>

ORC|CH|A226677^PC|89-551^EKG|946281^PC|SC|||A226677&PC^8

9-458&EKG|

... ^^^^198901130500^...<cr>

// 1ST child ORC

OBR|1||89-551^EKG|8601-7^EKG IMPRESSION^LN|...<cr>

// 1ST child OBR

ORC|CH|A226677^PC|89-

522^EKG|946281^PC|SC|||A226677&PC^89-458&EKG|

...  ^^^^198901140500^...<cr>

// 2ND child ORC

OBR|2||89-552^EKG|8601-7^EKG IMPRESSION^LN|...<cr>

// 2ND child OBR

ORC|CH|A226677^PC|89-553^EKG|946281^PC|SC|||A226677&PC^8

9-458&EKG|

...^^^^198901150500^...<cr>

// 3RD child ORC

OBR|3||89-553^EKG|8601-7^EKG IMPRESSION^LN|... <cr>

// 3RD child OBR

// Other parts might follow

Παραγγελία μη-ιατρικών υπηρεσιών – Σ’αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε μηνύματa ORM/ORR. Ο ασθενής ζητά συγκεκριμένες νοσοκομειακές υπηρεσίες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέτοιες μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο, φαξ, τηλεόραση, κλπ. Ή ακόμη μπορεί να είναι μια chip card για πρόσβαση σε υπηρεσίες του νοσοκομείου. Τυπικά, μια τέτοια παραγγελία γίνεται κατά την εισαγωγή του ασθενή.

Τα παραπάνω σενάρια υποστηρίζονται από τα ακολουθα πεδία :

| Segment/ Field | Definition |
| --- | --- |
| ORC-1 | Order Control |
| ORC-2 | Placer Order Number |
| ORC-5 | Order Status |
| ORC-7.4 | Start Date/Time |
| ORC-7.5 | End Date/Time |
| ORC-16 | Order Control Code Reason |
| ORC-25 | Order Status Modifier |
| OBR-4 | Universal Service ID |
| OBX-5 | Observation Value |
| FT1-17 | Fee Schedule |
| FT1-11 | Transaction amount – extended |
| BLG | Billing segment |

ORC-1, ORC-2, OBR-4, OBX-5

Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να ξεκινήσουν, διακοπούν, ακυρωθούν, κλειδωθούν κλπ. σύμφωνα με το ORC-1-Order control code. Η παραγγελία αναγνωρίζεται από το ORC-2-Placer order number. Η υπηρεσία αυτοπροσδιορίζεται στο πεδίο OBR-4-Universal service ID. Ο προσδιορισμός του αντικειμένου της υπηρεσίας γίνεται με χρήση της τιμής OBX-5-Observation value. Το ORC-25-Order Status Modifier χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την κατάσταση του universal service ID. Π.χ στην περίπτωση που δοθούν chip cards, τα πεδία θα πάρουν τιμές ως εξής :

| ORC-1 | OBR-4 (in textual form) | ORC-16.1 Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| NW | chip card |  | Issue a chip card the first time |
| XO | chip card | defective | Change the previous order. Issue a new chip card for a defective one. |
| XO | chip card | lost | Change the previous order. Issue a new chip card for a defective one. |
| DC | Return chip card |  | Cancel the chip card order |
| DC | Return chip card | lost | Cancel the chip card order because lost. |
| DC | Return chip card | defective | Cancel the chip card order because defective. |

ORC-7
Το πεδίο ORC-7-: Quantity/timing περιγράφει τις χρονικές περιόδους κατα τις οποίες η ζητούμενη υπηρεσία είναι έγκυρη. Τα components 4 και 5 παριστάνουν την αρχή και το τέλος ημερομηνίας/χρόνου.

ORC-5
Σ’αυτο το πεδίο μπορεί να μεταδοθεί πληροφορία σχετικά με την κατάσταση της υπηρεσίας. Αυτό το πεδίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικά ως απόκριση σε ένα query message.

ORC-25
Αυτό το πεδίο επιτρέπει την βελτίωση της κατάστασης μιας υπηρεσίας π.χ την αλλαγή μιας παρ/λίας για μια chip card έτσι ώστε διανεμηθεί μια καινούρια κάρτα στη θέση μιας χαμένης.

BLG-1,2,3
Αυτά τα πεδία δείχνουν στο οικονομικό σύστημα τις χρεώσεις για την συγκεκριμένη υπηρεσία.

FT1-17
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαίο να προσδιορίζει ο placer μια ειδική ταρίφα – φόρο που χρησιμοποιεί ο filler για τον υπολογισμό του τελικού ισολογισμού.

FT1-11
Σε συνδυασμό με την ταρίφα ο ασθενής μπορεί να προπληρώσει την υπηρεσία που έχει παραγγείλει. Το FT1-6 πρέπει να έχει την τιμή “PY”.

### Trigger Events Διατροφής και Ορισμοί Μηνυμάτων :

Οι περιορισμοί στη διατροφή (κώδικες διατροφής)  είναι οι βασικοί δομικοί λίθοι σε μια παραγγελία διατροφής. Τα segments μιας παρ/λιας διατροφής μπορούν να σταλούν ως τμήμα της ORM και ORR δομής (συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις) ή ως τμήμα των ακόλουθων μηνυμάτων ειδικευμένης δομής.

### OMD - dietary order (event O03)

| OMD^O03^OMD_O03 | Dietary Order | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert. | 6 |
| }] |  |  |
| [GT1] | Guarantor | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order Segment | 4 |
| [ |  |  |
| {ODS} | Dietary Orders, Suppl., Prefer. | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for ODS) | 2 |
| [{ |  |  |
| OBX | Results | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for OBX) | 2 |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| { |  |  |
| [ |  |  |
| ORC | Common Order Segment | 4 |
| {ODT} | Diet Tray Instructions | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for ODT) | 2 |
| ] |  |  |
| } |  |  |

### ORD - dietary order acknowledgment (event O04)

| ORD^O04^ORD_O04 | Dietary Order Acknowledgment Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for MSA) | 2 |
| [ |  |  |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [{ODS}] | Dietary Orders, Supplements, and Preferences | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for ODS) | 2 |
| } |  |  |
| [{ |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [{ODT}] | Diet Tray Instructions | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for ODT) | 2 |
| ]} |  |  |
| ] |  |  |

Σκοπός του ODS segment είναι να καλύψει τον βασικό ορισμό ενός κώδικα διατροφής. Καθε κώδικας διατροφής περιορίζεται σε μια συντομογραφία έξι χαρακτήρων. Ένα μήνυμα διατροφής παντα προσδιορίζει μια διατροφή-δίαιτα. Παρολαυτά, μία και μόνο παρ/λια διατροφής μπορει να χρησιμοποιήθει για την διακοπή μιας διατροφής και την αντ/ση από μια άλλη. Σ’αυτή την περίπτωση το μήνυμα διατροφής θα περιλαμβάνει δύο ORC. Το πρώτο θα περιέχει ODT.

### Segments διατροφής :

ODS-segment παραγγελιών διατροφής, συμπληρωμάτων και    προτιμήσεων

Τα ORC τμήματα που ενδιαφέρουν το ODS είναι τα ORC-1-order control, ORC-2-placer order number, ORC-3-filler order number, ORC-7-quantity/timing, ORC-9-date/time of transaction, ORC-10-entered by, and ORC-11-verified by. Για το ORC-1-order control, οι τιμές μπορεί να είναι οι Νέο (NW), Απόρριψη (CA), Διακοπή της αίτησης παρ/λιας (DC), Αλλαγή (XO), Αναμονή της αίτησης παρ/λιας (HD), Απελευθέρωση προηγούμενης αναμονής (RL). Οι κωδικοί HD και RL μπορούν να σταματήσουν την υπηρεσία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το ORC-7-quantity/timing ορίζει αν μια υπήρεσία είναι συνεχής ή μόνο για μια περίοδο. Είναι επίσης χρήσιμη για συμπληρώματα που είναι μέρος μιας διατροφής αλλά μεταφέρονται μόνο, ας πούμε, κάθε βράδυ.

Παράδειγμα :

|1^QPM^^19910415|.

HL7 Attribute Table – ODS – Dietary Orders, Supplements, and Preferences

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/ # | TBL # | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ID | R |  | 0159 | 00269 | Type |
| 2 | 250 | CE | O | Y/10 |  | 00270 | Service Period |
| 3 | 250 | CE | R | Y/20 |  | 00271 | Diet, Supplement, or Preference Code |
| 4 | 80 | ST | O | Y/2 |  | 00272 | Text Instruction |

ODT-diet tray instructions segment

Αυτό το segment δίνει οδηγίεσ για τα γεύματα, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τους κώδικες διατροφής και τις προτιμήσεις. Γι’ αυτό το λόγο παίρνουν ξεχωριστούς αριθμούς παραγγελίας. ODT-1 έως ODT-3.

HL7 Attribute Table – ODT – Diet Tray Instructions

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/ # | TBL # | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  | 0160 | 00273 | Tray Type |
| 2 | 250 | CE | O | Y/10 |  | 00270 | Service Period |
| 3 | 80 | ST | O |  |  | 00272 | Text Instruction |

### Παραδείγματα Μηνυμάτων Διατροφής :

### Πολύπλοκη παράγγελία

Βασική δίαιτα : υψηλή προτεϊνη, χαμηλά λιπαρά. Προσθετικά, έχουμε παγωτό στην 4η περίοδο σερβιρίσματος και μισό σάντουιτς στην 6η περίοδο σερβιρίσματος. Υπάρχουν ακόμη παραγγελίες για την αρχή της 1ης  περιόδου και το τέλος της 3ης .

MSH|...<cr>

PID|...<cr>

ORC|NW|1234^NURS|||||^^^199108021700||199108021200|123^Smith^B

ryan^Michael|456^Web^Mary|...<cr>

ODS|D||011^HIPRO100^99FD1|...<cr>

ODS|D||123^LOFAT20^99FD1|...<cr>

ODS|S|4|119^ICE CREAM^99FD8|...<cr>

ODS|S|6|320^1/2 HAM SANDWICH^99FD8|...<cr>

ORC|NW|1244^NURS|||||^^^199108031700||199108031200|123^Smith^B

ryan^Michael|456^Web^Mary|...<cr>

ODT|EARLY^Early tray^HL70160|1^^99CBD|...<cr>

ORC|NW|1245^NURS|||||^^^199108031700||199108031200|123^Smith^B

ryan^Michael|456^Web^Mary|...<cr>

ODT|LATE^Late tray^HL70160|3^^99CBD|...<cr>

ORC|NW|1246^NURS|||||^^^199108031700||199108031200|123^Smith^B

ryan^Mic

hael|456^Web^Mary|...<cr>

ODT|GUEST^Guest tray^HL70160|5^DINNER^99CBD|...<cr>

### Διατροφή με σωληνάκι

Αυτή η παραγγελία δίνει Similac με MCT λάδι και συντηρητικά polycose(?).

MSH|...<cr>

PID|...<cr>

ORC|NW|1232^NURS|||||60^Q3H^^199108021700||199108021200|123^Sm

ith^Bryan^Michael|456^Web^Mary|...<cr>

ODS|D||010^SIMILAC^99DO1|...<cr>

ODS|D||011^MCT^99DO1|...<cr>

ODS|D||012^POLYCOSE^99DO1|...<cr>

### Προτιμήσεις του ασθενή

Αυτή η παραγγελία προσδιορίζει ότι ο ασθενής είναι χορτοφάγος.

MSH|...<cr>

PID|...<cr>

ORC|NW|1232^NURS|||||60^Q3H^^199108021700||199108021200|123^Sm

ith^Bryan^Michael|456^Web^Mary|...<cr>

ODS|D||123^LOFAT20^99FD1|...<cr>

ODS|S|4|119^ICE CREAM^99FD8|...<cr>

ODS|P||^VEGETARIAN|...<cr>

### Trigger events & Μηνύματα Προμηθειών :

To RQD segment χρησιμποιείται για την παρ/λια ιατρικών, χειρουργικών και προμηθειών φροντίδας του ασθενή. Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες προμήθειας stock και non-stock.

Messages OMS, ORS, OMN, ORN.

### OMS - stock requisition order message (event O05)

Οι stock αιτήσεις για παραγγελίες χρησιμοποιούν το ORM όπου το RQD είναι το detail segment για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις, ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα  OMS και ORS μηνύματα όπως περιγράφεται παρακάτω.

| OMS^O05^OMS_O05 | Stock Requisition Order Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [{IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert. | 6 |
| }] |  |  |
| [GT1] | Guarantor | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| RQD | Requisition Detail | 4 |
| [RQ1] | Requisition Detail-1 | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RQD) | 2 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for OBX) | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [BLG] | Billing Segment | 4 |
| } |  |  |

### ORS - stock requisition order acknowledgment message (event O06)

| ORS^O06^ORS_O06 | Stock Order Acknowledgment Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| RQD | Requisition Detail | 4 |
| [RQ1] | Requisition Detail-1 | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RQD) | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |

### OMN - non-stock requisition order message (event O07)

Οι non-stock αιτήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μήνυμα ORM με τα RQD και RQ1 (detail segment) segments, ή τα μηνύματα OMN και ORN όπως περιγράφεται παρακάτω :

| OMN^O07^OMN_O07 | Nonstock Requisition Order Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [{IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert. | 6 |
| }] |  |  |
| [GT1] | Guarantor | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| RQD | Requisition Detail | 4 |
| [RQ1] | Requisition Detail-1 | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RQD) | 2 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for OBX) | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [BLG] | Billing Segment | 4 |
| } |  |  |

### ORN - non-stock requisition order acknowledgment message (event O08)

| ORN^O08^ORN_O08 | General Order Acknowledgment Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| RQD | Requisition Detail | 4 |
| [RQ1] | Requisition Detail-1 | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RQD) | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |

### Segments Προμηθειών :

### RQD – αίτηση (requisition) detail segment

Το RQD περιέχει τις λεπτομέρειες για κάθε τμήμα που έχει ζητηθεί.

HL7 Attribute Table – RQD – Requisition Detail

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00275 | Requisition Line Number |
| 2 | 250 | CE | C |  |  | 00276 | Item Code - Internal |
| 3 | 250 | CE | C |  |  | 00277 | Item Code - External |
| 4 | 250 | CE | C |  |  | 00278 | Hospital Item Code |
| 5 | 6 | NM | O |  |  | 00279 | Requisition Quantity |
| 6 | 250 | CE | O |  |  | 00280 | Requisition Unit of Measure |
| 7 | 30 | IS | O |  | 0319 | 00281 | Dept. Cost Center |
| 8 | 30 | IS | O |  | 0320 | 00282 | Item Natural Account Code |
| 9 | 250 | CE | O |  |  | 00283 | Deliver To ID |
| 10 | 8 | DT | O |  |  | 00284 | Date Needed |

RQ1- αιτηση detail-1 segment

Το RQ1 περιέχει πρόσθετες λεπτομέρειες για κάθε τμήμα (non-stock) που έχει ζητηθεί.

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | ST | O |  |  | 00285 | Anticipated Price |
| 2 | 250 | CE | C |  |  | 00286 | Manufacturer Identifier |
| 3 | 16 | ST | C |  |  | 00287 | Manufacturer’s Catalog |
| 4 | 250 | CE | C |  |  | 00288 | Vendor ID |
| 5 | 16 | ST | C |  |  | 00289 | Vendor Catalog |
| 6 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00290 | Taxable |
| 7 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00291 | Substitute Allowed |

### Φαρμακείο/Αγωγή Trigger events & Messages :

Για τα RDS (pharmacy/treatment dispense), RGV (pharmacy/treatment give) and RAS (pharmacy/treatment administration) μηνύματα, οι αριθμοί παρ/λιας των placer και filler  είναι αυτοί του RDE (pharmacy/treatment encoded order) μηνύματος.  Σ’αυτά τα μηνύματα, ο αριθμός παρ/λίας του filler δεν παρέχει μια μοναδική ταυτοποίηση της ενέργειας για το φαρμακείο ή την αγωγή. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, κάθε ένα από τα segments (RXD, RXG, και RXA) έχει ένα κατάλληλα ονομασμένο υπο-πεδίο ID (dispense sub-ID counter, give sub-ID counter, and administration sub-ID counter). Ο συνδυασμός του αριθμου παρ/λίας του filler (including its application ID component) και του κατάλληλου υπο-πεδίου ID ορίζουν την ενέργεια για το φαρμακείο ή την αγωγή που περιγράφει το μήνυμα.

IV solution groups = Μια τέτοια παρ/λία μπορεί να δοθεί με δύο τρόπους : παραγγελία γονέα/παιδιού ή ξεχωριστές παραγγελίες.

OMP, ORP, PDE, RRE, RDS, RRD, RGV, RRG, RAS, RRA, ROR, RAR, RDR, RER, RGR.

### OMP - pharmacy/treatment order message (event O09)

Οι Παραγγελίες Φαρμακείου/Περίθαλψης μπορούν να χρησιμοποιούν το ΟΡΜ μήνυμα με τα RXO, RXC, και RXR segments για το detail segment, ή τα μηνύματα OMP και ORP όπως περιγράφεται παρακάτω.

| OMP^O09^OMP_O09 | Pharmacy/treatment Order Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [{IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert. | 6 |
| }] |  |  |
| [GT1] | Guarantor | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| RXO | Pharmacy/Treatment Order | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RXO) | 2 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [ |  |  |
| {RXC} | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RXC) | 2 |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for OBX) | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [{FT1}] | Financial Transaction | 6 |
| [BLG] | Billing Segment | 6 |
| } |  |  |

### ORP - pharmacy/treatment order acknowledgment (event O10)

| ORP^O10^ORP_O10 | Description | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Response Header) | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXO | Pharmacy/Treatment Order | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RXO) | 2 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RXC) | 2 |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |

### RDE - pharmacy/treatment encoded order message (event O11)

| RDE^O11^RDE_O11 | Pharmacy/Treatment Encoded Order Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [{IN1 | Insurance |  |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert. | 6 |
| }] |  |  |
| [GT1] | Guarantor | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXO | Pharmacy/Treatment Prescription Order | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RXO) | 2 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [ |  |  |
| {RXC} | Pharmacy/Treatment Component (for RXO) | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RXC) | 2 |
| ] |  |  |
| ] |  |  |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component (for RXE) | 4 |
| [{ |  |  |
| OBX | Results | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for OBX) | 2 |
| }] |  |  |
| {[CTI]} | Clinical Trial Identification | 7 |
| } |  |  |

### RRE - pharmacy/treatment encoded order acknowledgment (event O12)

| RRE^O12^RRE_O12 | Pharmacy/Treatment Encoded Order Acknowledgment Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |

### RDS -  παροχή φαρμακείου/περίθαλψης (pharmacy/treatment dispense message) (event O13)

Το RDS μήνυμα μπορεί να δημιουργηθεί από μια αίτηση φαρμακείου/περίθαλψης για κάθε περίπτωση που παρέχεται ένα φάρμακο.   Συνήθως, τα RDS μηνύματα κατευθύνονται σε μία νοσοκομείακη ή κλινική εφαρμογή, η οποία χρειάζεται τα δεδομένα για την παροχή του φαρμάκου.  Τα αρχικά segments (RXO, RXE και τα συνδεόμενα μ’ αυτά RXR/RXCs) μπορεί να σταλθούν προαιρετικά.

| RDS^O13^RDS_O13 | Pharmacy/Treatment Dispense Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 2 |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXO | Pharmacy /Treatment Order | 4 |
| [ |  |  |
| {NTE} | Notes and Comments (for RXO) | 2 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [ |  |  |
| {RXC} | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RXC) | 2 |
| ] |  |  |
| ] |  |  |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| ] |  |  |
| RXD | Pharmacy/Treatment Dispense | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| [{ |  |  |
| OBX | Results | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for OBX) | 2 |
| }] |  |  |
| [{FT1}] | Financial Transaction segment | 6 |
| } |  |  |

### RRD -  pharmacy/treatment dispense acknowledgement message (event O14)

| RRD^O14^RRD_O14 | Pharmacy/Treatment Dispense Acknowledgment Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXD | Pharmacy/Treatment Dispense | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |

### RGV - pharmacy/treatment give message (event O15)

Το RXD segment του RDS μηνύματος μεταφέρει τα δεδομένα για την παροχή της φαρμακευτικής αγωγής όπως αυτή έχει οριστεί : έτσι μπορεί να περιγράφει μια δόση, μια δόση για το μισό της μέρας, μια ημερήσια δόση, την ανανέωση μιας συνταγής κλπ. Δεν περιέχει οδηγίες ή πληροφορίες για το πρόγραμμα παροχής που χρησιμοποιείται. Όταν, λοιπόν, θέλουμε να μεταδώσουμε ένα τέτοιο μήνυμα «παροχής», μέσω της εφαρμογής του φαρμακείου ή της περίθαλψης, στέλνουμε ένα RGV μήνυμα. Το RXG segment χρησιμοποιείται για να καταγράψει τις οδηγίες για κάποιο φάρμακο.

| RGV^O15^RGV_O15 | Pharmacy/Treatment Give | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 2 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXO | Pharmacy /Treatment Order | 4 |
| [ |  |  |
| {NTE} | Notes and Comments (for RXO) | 2 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [ |  |  |
| {RXC} | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RXC) | 2 |
| ] |  |  |
| ] |  |  |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| RXG | Pharmacy/Treatment Give | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| { |  |  |
| [OBX] | Observation/Results | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for OBX) | 2 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

### RRG - pharmacy/treatment give acknowledgment message (event O16)

| RRG^O16^RRG_O16 | Pharmacy/Treatment Give Acknowledgment Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}]] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXG | Pharmacy/Treatment Give | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |

### RAS – μήνυμα διαχείρισης φαρμακείου/περίθαλψης (pharmacy/treatment administration message) (event O17)

Το μήνυμα RAS μπορεί να δημιουργηθεί από την εφαρμογή διαχείρισης για κάθε περίπτωση διαχείρησης μιας συγκεκριμένης παραγγελίας. Αν μια τέτοια εφαρμογή θέλει να αναφέρει διάφορες παραγγελίες διαχείρησης σε ένα μήνυμα RAS, μπορεί να το κάνει με ξεχωριστά (επαναλαμβανόμενα) RXA segment. Ανάλογα, οι αναφορεές διαχείρισης για για μια ομάδα παραγγελιών μπορεί να σταλεί με ένα μήνυμα, μέσω της διμιουργίας επαναλαμβανόμενων ομάδων segment στο επίπεδο ORC.

Η πιο συχνή περίπτωση είναι να σταλεί ένα μήνυμα RAS από μια νοσοκομειακή εφαρμογή στην εφαρμογή του φαρμακείου ή της περίθαλψης.

| RAS^O17^RAS_O17 | Pharmacy/Treatment Administration | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 2 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXO | Pharmacy /Treatment Order | 4 |
| [ |  |  |
| {NTE} | Notes and Comments (for RXO) | 2 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [ |  |  |
| {RXC} | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for RXC) | 2 |
| ] |  |  |
| ] |  |  |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| ] |  |  |
| {{RXA} | Pharmacy/Treatment Administration | 4 |
| RXR | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| {[OBX | Observation/Result | 7 |
| {[NTE]} | Notes and Comments (for OBX) | 2 |
| ]}} |  |  |
| {[CTI]} | Clinical Trial Identification | 7 |
| } |  |  |

### RRA - pharmacy/treatment administration acknowledgment message (event O18)

| RRA^O18^RRA_O18 | Pharmacy/Treatment Administration Acknowledgment Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Header) | 2 |
| [ |  |  |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}]] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| {RXA} | Pharmacy/Treatment Administration | 4 |
| RXR | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |

### ROR - pharmacy/treatment order response (event Q26)

Αυτό το ζευγάρι ερώτησης-απάντησης έχει διατηρηθεί για λόγους συμβατότητας μόνο.

| QRY^Q26^QRY_Q01 | Query Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filler | 5 |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

| ROR^ROR^ROR_ROR | Pharmacy /Treatment Order Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| { |  |  |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| {[NTE]}] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| RXO | Pharmacy/Treatment Order | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| {[RXC]} | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

### RAR - pharmacy/treatment administration information (event Q27)

Αυτό το ζευγάρι ερώτησης-απάντησης έχει διατηρηθεί για λόγους συμβατότητας μόνο.

| QRY^Q27^QRY_Q01 | Query Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filler | 5 |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

| RAR^RAR^RAR_RAR | Pharmacy/treatment Administration Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| { |  |  |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| {[NTE]}] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| {[RXC]} | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| ] |  |  |
| {RXA} | Pharmacy/Treatment Administration | 4 |
| RXR | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

### RDR - pharmacy/treatment dispense information (event Q28)

Αυτό το ζευγάρι ερώτησης-απάντησης έχει διατηρηθεί για λόγους συμβατότητας μόνο.

| QRY^Q28^QRY_Q01 | Query Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filler | 5 |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

| RDR^RDR^RDR_RDR | Pharmacy/treatment Dispense Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| { |  |  |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| {[NTE]}] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| {[RXC]} | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| ] |  |  |
| {RXD | Pharmacy/Treatment Dispense | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| [{RXC}] | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

### RER - pharmacy/treatment encoded order information (event Q29)

Αυτό το ζευγάρι ερώτησης-απάντησης έχει διατηρηθεί για λόγους συμβατότητας μόνο.

| QRY^Q29^QRY_Q01 | Query Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filler | 5 |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

| RER^RER^RER_RER | Pharmacy/treatment Encoded Order Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| { |  |  |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| {[NTE]}] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| {[RXC]} | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

### RGR - pharmacy/treatment dose information (event Q30)

Αυτό το ζευγάρι ερώτησης-απάντησης έχει διατηρηθεί για λόγους συμβατότητας μόνο.

| QRY^Q30^QRY_Q01 | Query Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filler | 5 |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

| RGR^RGR^RGR_RGR | Pharmacy/treatment Dose Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| { |  |  |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| [PID | Patient Identification | 3 |
| {[NTE]}] | Notes and Comments (for PID) | 2 |
| { |  |  |
| ORC | Common Order | 4 |
| [ |  |  |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| {[RXC]} | Pharmacy/treatment Component | 4 |
| ] |  |  |
| {RXG} | Pharmacy/Treatment Give | 4 |
| {RXR} | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| {[RXC]} | Pharmacy/Treatment Component | 4 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

### Φαρμακείο/Αγωγή segments :

RXO-segment παραγγελίας φαρμακείου/αγωγής

Είναι το «κύριο» segment παρ/λιας φαρμακείου/αγωγής. Αντίθετα με το OBR, δεν περιέχει πεδία καταστασης ή άλλα δεδομένα που είναι μονο αποτελέσματα. Το πεδίο ποσότητας/χρόνου δεν χρειάζεται στο RXO segment. Το ORC segment περιέχει το απαραίτητο ORC-7-quantity/timing. RXO-1 έως RXO-24.

HL7 Attribute Table – RXO – Pharmacy/Treatment Order

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | C |  |  | 00292 | Requested Give Code |
| 2 | 20 | NM | C |  |  | 00293 | Requested Give Amount - Minimum |
| 3 | 20 | NM | O |  |  | 00294 | Requested Give Amount - Maximum |
| 4 | 250 | CE | C |  |  | 00295 | Requested Give Units |
| 5 | 250 | CE | C |  |  | 00296 | Requested Dosage Form |
| 6 | 250 | CE | O | Y |  | 00297 | Provider’s Pharmacy/Treatment Instructions |
| 7 | 250 | CE | O | Y |  | 00298 | Provider’s Administration Instructions |
| 8 | 200 | CM | O |  |  | 00299 | Deliver-To Location |
| 9 | 1 | ID | O |  | 0161 | 00300 | Allow Substitutions |
| 10 | 250 | CE | O |  |  | 00301 | Requested Dispense Code |
| 11 | 20 | NM | O |  |  | 00302 | Requested Dispense Amount |
| 12 | 250 | CE | O |  |  | 00303 | Requested Dispense Units |
| 13 | 3 | NM | O |  |  | 00304 | Number Of Refills |
| 14 | 250 | XCN | C | Y |  | 00305 | Ordering Provider’s DEA Number |
| 15 | 250 | XCN | C | Y |  | 00306 | Pharmacist/Treatment Supplier’s Verifier ID |
| 16 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00307 | Needs Human Review |
| 17 | 20 | ST | C |  |  | 00308 | Requested Give Per (Time Unit) |
| 18 | 20 | NM | O |  |  | 01121 | Requested Give Strength |
| 19 | 250 | CE | O |  |  | 01122 | Requested Give Strength Units |
| 20 | 250 | CE | O | Y |  | 01123 | Indication |
| 21 | 6 | ST | O |  |  | 01218 | Requested Give Rate Amount |
| 22 | 250 | CE | O |  |  | 01219 | Requested Give Rate Units |
| 23 | 10 | CQ | O |  |  | 00329 | Total Daily Dose |
| 24 | 250 | CE | O | Y |  | 01476 | Supplementary Code |

RXR- segment διαδρομής φαρμακείου/αγωγής

Αυτό το segment περιέχει τους εναλλακτικούς συνδυασμούς της πορείας και της μεθόδου που ακολουθείται για την ολοκλήρωση της παρ/λίας.

HL7 Attribute Table – RXR – Pharmacy/Treatment Route

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  | 0162 | 00309 | Route |
| 2 | 250 | CE | O |  | 0163 | 00310 | Administration Site |
| 3 | 250 | CE | O |  | 0164 | 00311 | Administration Device |
| 4 | 250 | CE | O |  | 0165 | 00312 | Administration Method |
| 5 | 250 | CE | O |  |  | 01315 | Routing Instruction |

### RXC - pharmacy/treatment component order segment

Αν το φάρμακο που έχουμε παραγγείλει με το RXO segment είναι ένα μίγμα φαρμάκων Ή ένα IV διάλυμα, ΚΑΙ δεν υπάρχει κωδικοποιημένη τιμή για το OBR-4-universal service ID, το οποίο ορίζει τα components (βάση και όλες τις προσθήκες), τότε τα components αυτά ορίζονται από δύο ή περισσότερα RXC segments.

HL7 Attribute Table – RXC – Pharmacy/Treatment Component Order

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ID | R |  | 0166 | 00313 | RX Component Type |
| 2 | 250 | CE | R |  |  | 00314 | Component Code |
| 3 | 20 | NM | R |  |  | 00315 | Component Amount |
| 4 | 250 | CE | R |  |  | 00316 | Component Units |
| 5 | 20 | NM | O |  |  | 01124 | Component Strength |
| 6 | 250 | CE | O |  |  | 01125 | Component Strength Units |
| 7 | 250 | CE | O | Y |  | 01476 | Supplementary Code |

### RXE - pharmacy/treatment encoded order segment

Το RXE segment δίνει τις λεπτομέρειες για την κωδικοποίηση των εφαρμογών φαρμακείου ή περίθαλψης γενικά. Ακόμη περιέχει κάποια πεδία πολύ συγκεκριμένων πληροφοριων για την παραγγελία όπως, RXE-16-number of refills remaining, RXE-17-number of refills/doses dispensed, RXE-18-D/T of most recent refill or dose dispensed, και RXE-19-total daily dose.

HL7 Attribute Table – RXE – Pharmacy/Treatment Encoded Order

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | TQ | R |  |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 2 | 250 | CE | R |  | 0292 | 00317 | Give Code |
| 3 | 20 | NM | R |  |  | 00318 | Give Amount - Minimum |
| 4 | 20 | NM | O |  |  | 00319 | Give Amount - Maximum |
| 5 | 250 | CE | R |  |  | 00320 | Give Units |
| 6 | 250 | CE | O |  |  | 00321 | Give Dosage Form |
| 7 | 250 | CE | O | Y |  | 00298 | Provider’s Administration Instructions |
| 8 | 200 | CM | C |  |  | 00299 | Deliver-to Location |
| 9 | 1 | ID | O |  | 0167 | 00322 | Substitution Status |
| 10 | 20 | NM | C |  |  | 00323 | Dispense Amount |
| 11 | 250 | CE | C |  |  | 00324 | Dispense Units |
| 12 | 3 | NM | O |  |  | 00304 | Number of Refills |
| 13 | 250 | XCN | C | Y |  | 00305 | Ordering Provider’s DEA Number |
| 14 | 250 | XCN | O | Y |  | 00306 | Pharmacist/Treatment Supplier’s Verifier ID |
| 15 | 20 | ST | C |  |  | 00325 | Prescription Number |
| 16 | 20 | NM | C |  |  | 00326 | Number of Refills Remaining |
| 17 | 20 | NM | C |  |  | 00327 | Number of Refills/Doses Dispensed |
| 18 | 26 | TS | C |  |  | 00328 | D/T of Most Recent Refill or Dose Dispensed |
| 19 | 10 | CQ | C |  |  | 00329 | Total Daily Dose |
| 20 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00307 | Needs Human Review |
| 21 | 250 | CE | O | Y |  | 00330 | Pharmacy/Treatment Supplier’s Special Dispensing Instructions |
| 22 | 20 | ST | C |  |  | 00331 | Give Per (Time Unit) |
| 23 | 6 | ST | O |  |  | 00332 | Give Rate Amount |
| 24 | 250 | CE | O |  |  | 00333 | Give Rate Units |
| 25 | 20 | NM | O |  |  | 01126 | Give Strength |
| 26 | 250 | CE | O |  |  | 01127 | Give Strength Units |
| 27 | 250 | CE | O | Y |  | 01128 | Give Indication |
| 28 | 20 | NM | O |  |  | 01220 | Dispense Package Size |
| 29 | 250 | CE | O |  |  | 01221 | Dispense Package Size Unit |
| 30 | 2 | ID | O |  | 0321 | 01222 | Dispense Package Method |
| 31 | 250 | CE | O | Y |  | 01476 | Supplementary Code |

### RXD - pharmacy/treatment dispense segment

HL7 Attribute Table – RXD – Pharmacy/Treatment Dispense

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | R |  |  | 00334 | Dispense Sub-ID Counter |
| 2 | 250 | CE | R |  | 0292 | 00335 | Dispense/Give Code |
| 3 | 26 | TS | R |  |  | 00336 | Date/Time Dispensed |
| 4 | 20 | NM | R |  |  | 00337 | Actual Dispense Amount |
| 5 | 250 | CE | C |  |  | 00338 | Actual Dispense Units |
| 6 | 250 | CE | O |  |  | 00339 | Actual Dosage Form |
| 7 | 20 | ST | R |  |  | 00325 | Prescription Number |
| 8 | 20 | NM | C |  |  | 00326 | Number of Refills Remaining |
| 9 | 200 | ST | O | Y |  | 00340 | Dispense Notes |
| 10 | 200 | XCN | O | Y |  | 00341 | Dispensing Provider |
| 11 | 1 | ID | O |  | 0167 | 00322 | Substitution Status |
| 12 | 10 | CQ | O |  |  | 00329 | Total Daily Dose |
| 13 | 200 | CM | C |  |  | 01303 | Dispense-to Location |
| 14 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00307 | Needs Human Review |
| 15 | 250 | CE | O | Y |  | 00330 | Pharmacy/Treatment Supplier’s Special Dispensing Instructions |
| 16 | 20 | NM | O |  |  | 01132 | Actual Strength |
| 17 | 250 | CE | O |  |  | 01133 | Actual Strength Unit |
| 18 | 20 | ST | O | Y |  | 01129 | Substance Lot Number |
| 19 | 26 | TS | O | Y |  | 01130 | Substance Expiration Date |
| 20 | 250 | CE | O | Y | 0227 | 01131 | Substance Manufacturer Name |
| 21 | 250 | CE | O | Y |  | 01123 | Indication |
| 22 | 20 | NM | O |  |  | 01220 | Dispense Package Size |
| 23 | 250 | CE | O |  |  | 01221 | Dispense Package Size Unit |
| 24 | 2 | ID | O |  | 0321 | 01222 | Dispense Package Method |
| 25 | 250 | CE | O | Y |  | 01476 | Supplementary Code |
| 26 | 250 | CE | O |  |  | 01477 | Initiating Location |
| 27 | 250 | CE | O |  |  | 01478 | Packaging/Assembly Location |

### RXG - pharmacy/treatment give segment

HL7 Attribute Table – RXG – Pharmacy/Treatment Give

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | R |  |  | 00342 | Give Sub-ID Counter |
| 2 | 4 | NM | O |  |  | 00334 | Dispense Sub-ID Counter |
| 3 | 200 | TQ | R |  |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 4 | 250 | CE | R |  | 0292 | 00317 | Give Code |
| 5 | 20 | NM | R |  |  | 00318 | Give Amount - Minimum |
| 6 | 20 | NM | O |  |  | 00319 | Give Amount - Maximum |
| 7 | 250 | CE | R |  |  | 00320 | Give Units |
| 8 | 250 | CE | O |  |  | 00321 | Give Dosage Form |
| 9 | 250 | CE | O | Y |  | 00351 | Administration Notes |
| 10 | 1 | ID | O |  | 0167 | 00322 | Substitution Status |
| 11 | 200 | CM | O |  |  | 01303 | Dispense-To Location |
| 12 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00307 | Needs Human Review |
| 13 | 250 | CE | O | Y |  | 00343 | Pharmacy/Treatment Supplier’s Special Administration Instructions |
| 14 | 20 | ST | C |  |  | 00331 | Give Per (Time Unit) |
| 15 | 6 | ST | O |  |  | 00332 | Give Rate Amount |
| 16 | 250 | CE | O |  |  | 00333 | Give Rate Units |
| 17 | 20 | NM | O |  |  | 01126 | Give Strength |
| 18 | 250 | CE | O |  |  | 01127 | Give Strength Units |
| 19 | 20 | ST | O | Y |  | 01129 | Substance Lot Number |
| 20 | 26 | TS | O | Y |  | 01130 | Substance Expiration Date |
| 21 | 250 | CE | O | Y | 0227 | 01131 | Substance Manufacturer Name |
| 22 | 250 | CE | O | Y |  | 01123 | Indication |

### RXA - pharmacy/treatment administration segment

Το ORC πρέπει να έχει το filler order number και το order control code RE. Ως μεταβλητή ορισμένη από καποια πλευρά επικοινωνίας (site-specific variant), το RXO και τα σχετιζόμενα μ’ αυτό RXC και/ή το RXE (και τα σχετιζόμενα μ’ αυτό RXC), πρέπει να είναι παρόντα οπωσδήποτε αν η εφαρμογή που παραλαμβάνουμε απαιτεί κάποια από τα δεδομένα τους. Το  RXA μεταφέρει τα δεδομένα διαχείρισης.

HL7 Attribute Table – RXA – Pharmacy/Treatment Administration

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | R |  |  | 00342 | Give Sub-ID Counter |
| 2 | 4 | NM | R |  |  | 00344 | Administration Sub-ID Counter |
| 3 | 26 | TS | R |  |  | 00345 | Date/Time Start of Administration |
| 4 | 26 | TS | R |  |  | 00346 | Date/Time End of Administration |
| 5 | 250 | CE | R |  | 0292 | 00347 | Administered Code |
| 6 | 20 | NM | R |  |  | 00348 | Administered Amount |
| 7 | 250 | CE | C |  |  | 00349 | Administered Units |
| 8 | 250 | CE | O |  |  | 00350 | Administered Dosage Form |
| 9 | 250 | CE | O | Y |  | 00351 | Administration Notes |
| 10 | 250 | XCN | O | Y |  | 00352 | Administering Provider |
| 11 | 200 | CM | C |  |  | 00353 | Administered-at Location |
| 12 | 20 | ST | C |  |  | 00354 | Administered Per (Time Unit) |
| 13 | 20 | NM | O |  |  | 01134 | Administered Strength |
| 14 | 250 | CE | O |  |  | 01135 | Administered Strength Units |
| 15 | 20 | ST | O | Y |  | 01129 | Substance Lot Number |
| 16 | 26 | TS | O | Y |  | 01130 | Substance Expiration Date |
| 17 | 250 | CE | O | Y | 0227 | 01131 | Substance Manufacturer Name |
| 18 | 250 | CE | O | Y |  | 01136 | Substance/Treatment Refusal Reason |
| 19 | 250 | CE | O | Y |  | 01123 | Indication |
| 20 | 2 | ID | O |  | 0322 | 01223 | Completion Status |
| 21 | 2 | ID | O |  | 0323 | 01224 | Action Code-RXA |
| 22 | 26 | TS | O |  |  | 01225 | System Entry Date/Time |

### Παραδείγματα μηνυμάτων για φαρμακείο/αγωγή

### Παράδειγμα διαφόρων επιπέδων στην κωδικοποίηση μιας παραγγελίας

Η παραγγελία δώσε 500 mg Ampicillin P.O. Q6H για 10 μέρες σε σύνολο 40 tablets, στέλνεται στην εφαρμογή RX από την αφαρμογή OE. Αυτή η παραγγελία μπορεί να κωδικοποιηθεί με διαφορους τρόπους :

Η εκδοχή να σταλεί η παραγγελία με E-mail : δεν περιέχονται κωδικοποιημένα πεδία στο RXO.

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|1998052911150700||OMP^O09|.

..<cr>

PID|...<cr>

ORC|NW|1000^OE||||E|...<cr>

RXO||||||500 mg Polycillin Q6H for 10 days, dispense 40

Tablets|...<cr>

Μια μερικώς κωδικοποιημένη εκδοχή της παραγγελίας. Αυτή η μορφή περιέχει τα RXO-2-requested give amount-minimum, RXO-4-requested give units, ORC-7-quantity/timing coded, και το RXO-1-requested give code ως ελεύθερο κείμενο.

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|1998052911150700||OMP^O09|.

..<cr>

PID|...<cr>

ORC|NW|1000^OE||||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr>

RXO|^Polycillin 500 mg TAB^|500||MG|||||Y||40|...<cr>

RXR|PO|...<cr>

Μια πιο ολοκληρωμένη κωδικοποιημένη εκδοχή της παραγγελίας είναι η ακόλουθη.

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|1998052911150700||OMP^O09|...<cr>

PID|...<cr>

ORC|NW|1000^OE||||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr>

RXO|RX1001^Polycillin^L|500||MG|||||Y||40|...<cr>

RXR|PO|...<cr>

Μια ολοκληρωμένη κωδικοποιημένη μορφή είναι η ακόλουθη.

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|1998052911150700||OMP^O09|...<cr>

PID|...<cr>

ORC|NW|1000^OE||||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr>

RXO|RX1001^Polycillin 500 mg TAB^L|500||MG|||||G||40|...<cr>

RXR|PO|...<cr>

Ακολουθεί μια κωδικοποιημένη εκδοχή προμήθειας Φαρμακείου ή περίθαλψης (RDE μήνυμα) που στέλνται σε μια νοσοκομειακή εφαρμογη.

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|1998052911150700||RDE^O11|.

..<cr>

PID|...<cr>

ORC|RE|1000^OE|9999999^RX|||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr>

RXE|^^^199012100600^^R|0047-0402-30^Ampicillin 250 MG

TAB^NDC|2||TAB|||||G|80||||123456|rx#1001|...<cr>

RXR|PO|...<cr>

Παροχή αποτελεσμάτων Φαρμακείου ή περίθαλψης (RDS   μήνυμα).

MSH|...<cr>

PID|...<cr>

ORC|RE|1000^OE|9999999^RX|||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr>

RXD|1|0047-0402-30^Ampicillin 250 MG

TAB^NDC|199012100400|8|TAB||RX#1001|||

123456|G|8|...<cr>

Pharmacy or treatment supplier’s give results (RGV message).

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|1998052911150700||RGV^O15|.

..<cr>

PID|...<cr>

ORC|RE|1000^OE|9999999^RX|||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr>

RXG|1|1|^^199012100600^^R|0047-0402-30^Ampicillin 250 MG

TAB^NDC|500||MG|||G|...<cr>

RXR|PO|...<cr>

Nursing application Medications Administration results to pharmacy, treatment, or Order Entry application.

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|1998052911150700||RAS^O17|.

..<cr>

PID|...<cr>

ORC|RE|1000^OE|9999999^RX|||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr>

RXA|1|1|199012100615||0047-0402-30^Ampicillin 250 MG

TAB^NDC|2|TAB|...<cr>

RXR|PO|...<cr>

### Pharmacy/Treatment Transaction Flow Diagram

Ακολουθούν οι πιθανές διαδρομές για την ανταλλαγή των μηνυμάτων που αναφέρονται.

|  | 1. ORM/RXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ORM/RXO |  | 2. RDE/RXE |  |
| Ordering System | 2. RDE/RXE | Pharmacy/ Treatment Supplier | 3. RDS/RXD | Nursing |
|  |  |  | 4. RGV/RXG |  |
|  |  |  | 5. RAS/RXA |  |
|  |  |  | 5. RAS/RXA |  |

### ORM/RXO:

H αίτηση παραγγελίας αρχικοποιεί μια παραγγελία φαρμακείου/αγωγής (ORM with RXO and possibly additional RXC segments) και την στέλνει στο αντίστοιχο τμήμα.

### RDE/RXE:

Η αίτηση φαρμακείου/αγωγής μπορεί να στείλει το RDE, το Pharmacy/Treatment Encoded Order message, μια πλήρως κωδικοποιημένη παραγγελία στο αναλογο τμήμα (Nursing application, Ordering application, etc).

### RDS/RXD:

Η αίτηση φαρμακείου/αγωγής μπορεί να στείλει το RDS, το  Pharmacy/Treatment Dispense message, στο αναλογο τμήμα (Nursing application, Ordering application, etc). Αυτό το μήνυμα μπορεί να πραγματοποιηθεί πολλές φορές για κάθε παραγγελία.

### RGV/RXG:

Η αίτηση φαρμακείου μπορεί να στείλει το RGV, το Pharmacy/Treatment Give message, στο αναλογο τμήμα (Nursing application, Ordering application, etc). Αυτό το μήνυμα μπορεί να πραγματοποιηθεί πολλές φορές για κάθε παραγγελία.

### RAS/RXA:

Το Nursing application (και αλλές αιτήσεις) μπορούν να αρχικοποιήσουν το RAS, το pharmacy/treatment Administration Results message, οποτεδήποτε εχει δοθεί μια θεραπεία στον ασθενή. Αυτό το μήνυμα μπορεί να πραγματοποιηθεί πολλές φορές για κάθε παραγγελία.

### Trigger events εμβολιασμού & ορισμοί μηνυμάτων :

Το MSH θα έχει ένα από τα παρακάτω τέσσερα event types στο MSH-9-message type:

| Event | Description |
| --- | --- |
| V01 | Query for Vaccination Record |
| V02 | Response to Vaccination Query (V01) Returning Multiple PID Matches |
| V03 | Response to Query (V01) Returning Vaccination Record |
| V04 | Unsolicited Update to Vaccination Record |

### Vaccine administration data

Η μετάδοση των δεδομένων πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα τεσσάρων ενεργειών : (1) ερώτηση από το ένα σύστημα για το αρχείο του εμβολιασμού ενός ασθενή  που έχει ένα άλλο σύστημα, (2) απάντηση σε μια ερώτηση που περιέχει πολλαπλούς συνδυασμούς ασθενών στην ερώτηση, (3) απάντηση σε μια ερώτηση που περιέχει το αρχείο του εμβολιασμού, και (4) ένα μη ζητούμενο update στο immunization registry.

### Queries for immunization records (QRF Segments)

Components:  <patient social security number> ~ <patient birth

date> ~ <patient birth state> ~ <patient birth registration

number> ~ <patient medicaid number> ~ <mother's name

last^first^middle> ~ <mother's maiden name> ~ <mother's

Social Security number> ~ <father's name last^first^middle> ~

<father's Social Security number>

Figure 4-6.  QRF-5 usage in vaccination messages

| Pos | Component | Data Type | Description/Examples |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patient Social Security Number~ | ST | In U.S., use SSN, without hyphens between 3rd and 4th digits and 5th and 6th digits, e.g., 123456789. In other countries, universal patient ID such as National Health Service number may be used. |
| 2 | Patient Birth Date~ | DT | July 4, 1976 = 19760704 |
| 3 | Patient Birth State~ | ID | In U.S., use 2-letter postal code, e.g., IN, NY, CA. In other countries, locally applicable postal table may be used. |
| 4 | Patient Birth Registration Number~ | ST | State birth certificate number |
| 5 | Patient Medicaid Number~ | ST | When relevant |
| 6 | Mother’s Name Last^First^Middle~ | PN | <family name> ^ <given name> ^ <middle name or initial> ^ <suffix> ^ <prefix> ^ <degree>. E.g., Smith^Mary^Elizabeth |
| 7 | Mother’s Maiden Name~ | ST | Family name of mother before marriage. E.g., Jones |
| 8 | Mother’s Social Security Number~ | ST | In U.S., use SSN, without hyphens between 3rd and 4th digits and 5th and 6th digits, e.g., 123456789. In other countries, universal patient ID such as National Health Service number may be used. |
| 9 | Father’s Name Last^First^Middle~ | PN | <family name> ^ <given name> ^ <middle name or initial> ^ <suffix> ^ <prefix> ^ <degree>. E.g.,Smith^Thomas^A^Jr |
| 10 | Father’s Social Security Number | ST | In U.S., use SSN, without hyphens between 3rd and 4th digits and 5th and 6th digits, e.g., 123456789. In other countries, universal patient ID such as National Health Service number may be used. |

### VXQ –ερώτηση για αρχείο εμβολιασμού (query for vaccination record) (event V01)

Ορισμός :  όταν το αντίστοιχο τμήμα δεν έχει το ολοκληρωμένο αρχείο για τον εμβολιασμό ενός ασθενή, θα κάνει ερώτηση (V01 event)  για το πιο προσφατα ενημερωμένο αρχείο.

| VXQ^V01 | Vaccination Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header Segment | 2 |
| QRD | Query Definition Segment | 2 |
| [QRF] | Query Filter Segment | 2 |

### VXX – απόκριση σε ερώτηση για εβολιασμό με επιστροφή τα PID που ταιριάζουν  (response to vaccination query returning multiple PID matches) (event V02)

Ορισμός : η απόκριση σε ένα V01 event.

| VXX^V02 | Returning Multiple PID Matches | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [QRF] | Query Filter | 2 |
| {PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 3 |
| } |  |  |

### VXR – απόκριση αρχείου εμβολιασμού (vaccination record response) (event V03)

| VXR^V03 | Vaccination Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [QRF] | Query Filter | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 3 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [{GT1}] | Guarantor | 6 |
| [{IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert. | 6 |
| }] |  |  |
| [{ |  |  |
| [ORC] | Common Order | 4 |
| RXA | Pharmacy Administration | 4 |
| [RXR] | Pharmacy Route | 4 |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes (Regarding Immunization) | 2 |
| }] |  |  |
| }] |  |  |

### VXU – αυτόματη ανανέωση αρχείου εμβολιασμού (unsolicited vaccination record update) (event V04)

| VXU^V04 | Unsolicited Vaccination Update | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header Segment | 2 |
| PID | Patient Identification Segment | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 3 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [{GT1}] | Guarantor | 6 |
| [{IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert. | 6 |
| }] |  |  |
| [{ |  |  |
| [ORC] | Common Order Segment | 4 |
| RXA | Pharmacy Administration Segment | 4 |
| [RXR] | Pharmacy Route | 4 |
| {[ OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes (Regarding Immunization) | 2 |
| ]} |  |  |
| }] |  |  |

### Segments εμβολιασμού :

### RXA – χρήση των segment στα μηνύματα εμβολιασμού

Με εξαίρεση τα RXA-5-Administered code και RXA-17-Substance manufacturer name, η δομή για τα RXA segment που ακολουθούν, είναι ακριβως όμοια με αυτή που περιγράφηκε στην ενότητα below 0.  η χρήση των RXA segment στα μηνύματα εμβολιασμού γίνεται με βάση τον πίνακα, HL7 Table 0292- Vaccines Administered.

HL7 Attribute Table – RXA – Segment Uses in Vaccine Messages

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | R |  |  | 00342 | Give Sub-ID Counter |
| 2 | 4 | NM | R |  |  | 00344 | Administration Sub-ID Counter |
| 3 | 26 | TS | R |  |  | 00345 | Date/Time Start of Administration |
| 4 | 26 | TS | R |  |  | 00346 | Date/Time End of Administration |
| 5 | 250 | CE | R |  | 0292 | 00347 | Administered Code |
| 6 | 20 | NM | R |  |  | 00348 | Administered Amount |
| 7 | 250 | CE | C |  |  | 00349 | Administered Units |
| 8 | 250 | CE | O |  |  | 00350 | Administered Dosage Form |
| 9 | 250 | CE | O | Y |  | 00351 | Administration Notes |
| 10 | 250 | XCN | O | Y |  | 00352 | Administering Provider |
| 11 | 200 | CM | C |  |  | 00353 | Administered-at Location |
| 12 | 20 | ST | C |  |  | 00354 | Administered Per (Time Unit) |
| 13 | 20 | NM | O |  |  | 01134 | Administered Strength |
| 14 | 250 | CE | O |  |  | 01135 | Administered Strength Units |
| 15 | 20 | ST | O | Y |  | 01129 | Substance Lot Number |
| 16 | 26 | TS | O | Y |  | 01130 | Substance Expiration Date |
| 17 | 250 | CE | O | Y | 0227 | 01131 | Substance Manufacturer Name |
| 18 | 250 | CE | O | Y |  | 01136 | Substance/Treatment Refusal Reason |
| 19 | 250 | CE | O | Y |  | 01123 | Indication |
| 20 | 2 | ID | O |  | 0322 | 01223 | Completion Status |
| 21 | 2 | ID | O |  | 0323 | 01224 | Action Code - RXA |
| 22 | 26 | TS | O |  |  | 01225 | System Entry Date/Time |

### Παραδείγματα εμβολιασμού :

### VXQ – ερώτηση για αρχείο εμβολιασμού (query for vaccination record)

MSH|^~\&||GAVACREC||AZVACREC|199505221605||VXQ^V01| ...<cr>

QRD|199505221605|R|I|950522GA40|||1000^RD|^JONES^JOHN^RICHARD|

VXI|SIIS|...<cr>

QRF|AZVACREC||||256946789~19900607~CA~CA99999999~88888888~JONE

S^MARY^SUE~SMITH~898666725~JONES^MATHEW^LEE~822546618|...<cr>

Σ’ αυτή την ερώτηση, το Georgia Vaccine Records στέλνει μια αίτηση στο Arizona Vaccine Records για ένα αρχείο εμβολιασμού. Η αίτηση στέλνεται στις 22 Μαϊου 1995 στις 4:05 μ.μ. Όλοι οι identifiers ετός απ’ το όνομα του ασθενή προσδιορίζονται στην ερώτηση από τα QRF-5-other query subject filter field. Το αποκρινόμενο σύστημα αναμένεται να επιστρέψει όλα τα τμήματα στην απάντηση. Το QRD segment, στο QRD-8-who subject filter, αναγνωρίζει το όνομα του ασθενή. Το QRD-9-what subject filter είναι το είδωλο της νέας κατηγορίας VXI για τις Πληροφορίες Εμβολιασμού (Vaccination Information). Το QRD-10-what department data code δείχνει το SIIS. Στο παράδειγμά μας, στέλνουμε μια ερώτηση για το αρχείο του  John Richard Jones. Ο αριθμός ασφάλισης του ασθενή είναι 256-94-6789, η ημερομηνία γέννησης του είναι 7 Ιουνίου του 1990, η πολιτεία γέννησης είναι η CA, ο αριθμός καταχώρησης της ημερομηνίας γέννησης είναι  CA99999999, και ο αριθμός Medicaid του ασθενή είναι 88888888. Το όνομα μητέρας του είναι Mary Sue Jones, με πατρικό επώνυμο Smith. Ο αριθμός ασφάλισής της είναι ο 898-66-6725. Ο πατέρας του ασθενή είναι ο  Mathew Lee Jones και ο δικός του αριθμός ασφάλισης είναι 822-54-6618.

## Chapter 5: Query

### Εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο ορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στις ερωτήσεις και τις αποκρίσεις. Ακόμη ορίζει τα μηνύματα που εμφανίζονται αυτόματα (unsolicited display messages), γιατί η συνταξή τους είναι της ίδιας φύσης με αυτά των queries.

Το Standard περιλαμβάνει τα πιο πιθανά queries που μπορεί να συμβούν. Αυτά, προσδιορίζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. Τα ακόλουθα αποτελούν τυπικά παραδείγματα queries που υποστηρίζονται από το Standard:

δεδομένα που αφορούν έναν ασθενή, π.χ., στείλε όλα τα αποτελέσματα εργαστηρίου για τον ασθενή #123456

δεδομένα που αφορούν πολλούς ασθενείς, π.χ., στείλε τη λίστα τον ασθενών που τους παρακολουθεί ο γιατρός Dr. #123

δεδομένα που δεν συνδέονται με ασθενή, π.χ., στείλε τις κανονικές τιμές ανάλογα με την ηλικία για την προτεϊνη serum.

δεδομένα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ., στείλε όλα τα αποτελεσματα γλυκόζης serum, που έχουν αναφερθεί μεταξύ 1 Ιανουαρίου 1998 έως 31 Δεκεμβρίου 1999, για τον ασθενή #123456.

Η ποικιλία των πιθανών queries είναι σχεδόν ανεξάντλητη. Ο σκοπός εδώ, δεν είναι η δημιουργία ενός Standard που θα κάλυπτει όλα τα πιθανά query. Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει τους γενικούς τρόπους που δομούνται τα ζεύγη query/response. Τα αντίστοιχα κεφάλαια περιγράφουν τα ειδικότερα ζεύγη  query/response που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

### Μοντέλο Ερώτησης/Απόκρισης (Query/response model)

Μια ερώτηση μαζί με την απόκριση λαμβάνεται ως ένα ζεύγος μηνυμάτων. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τρία γενικά μοντέλα τέτοιων ζευγών μηνυμάτων : το δηλωτικό (declarative), το ερωτηματικό (interrogative) και το  (imperative). Σε κάθε μοντέλο, το ένα σύστημα παιρνει το ρόλο του initiator (αρχικοποιεί) και το άλλο του responder (αποκρίνεται). Τα HL7 queries ακολουθούν το "interrogative" μοντέλο ανταλλαγής μηνυμάτων όπως περιγράφεται παρακάτω.

Το declarative μοντέλο αναλαμβάνει την μετάδοση unsolicited (που δεν έχουν ζητηθεί) events όπως τα ORU and RDS. Οι Πελάτες (Clients- interested parties) που επιθυμούν να παίρνουν πληροφορίες από κάποιο Server ή data owner (κάτοχο δεδομένων), πρέπει να γίνουν συνδρομητές ώστε να παίρνουν νέες πληροφορίες όταν αυτές ανανεώνονται και είναι διαθέσιμες στον Server.

Το interrogative μοντέλο αναλαμβάνει τις ερωτήσεις (queries). Ένας  Client αρχικοποιεί ένα query (μια αίτηση για δεδομένα) στον Server. Ο Server επεξεργάζεται το query, ανταποκρίνεται με μια αναφορά για την επιτυχία ή την αποτυχία του query, στον Client και απαντά με την μεταφορά των πληροφοριών που του ζητήθηκαν.

Το imperative μοντέλο αναλαμβάνει τις μακρινές εσωτερικές διαδικασίες σε ένα σύστημα. Ένας Client αρχικοποιεί μια αίτηση για κάποια ενέργεια (όπως μια παραγγελία) στον Server. Ο Server επεξεργάζεται τη αίτηση και ανταποκρίνεται με μια αναφορά για την επιτυχία ή την αποτυχία του query, στον Client.

### Σταδιακή εξέλιξη του query standard

Το Query Standard, όπως και το HL7 Standard γενικότερα έχει εξελιχθεί από την Version 2.1. Η Version 2.4 εισάγει μια νέα μεθοδολογία με σκοπό να ξεπεράσει την προηγούμενη γενιά  introduces queries.

Original Mode Queries :

Αρχικά, οι παράμετροι ενός HL7 query βρίσκονταν στα QRD και QRF segments. Επειδή αυτά τα segments προορίζονταν για να χρησιμοποιουνται σε όλα τα queries, το περιεχόμενό τους δεν μπορούσε να οριστεί με την ακρίβεια που απαιτείται. Τα  "original mode queries" στην ουσία αποτελούν μόνο την αρχή για τον ορισμό των queries.

Σ’ αυτα τα  original mode queries, χρησιμοποιούνταν ξεχωριστά trigger events για να διαφοροποιηθεί μία άμεση απόκριση από μία καθυστερημένη.  Enhanced Mode Queries :

Στην HL7 V2.3, οι "enhanced mode queries" είχαν εισαχθεί σε μια απόπειρα να παρέχουν ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας. Το ”Enhanced Mode” εισήγαγε τρεις νέους τρόπους για να περνάει δεδομένα στο αποκρινόμενο σύστημα (π.χ., ένα Server).

- Περνώντας τιμές σε συγκεκριμένες παραμέτρους ένος query.

- Περνώντας όλα τα query ως μία σύνθετη «έκφραση» query.

- Περνώντας όλα τα query ως ένα string σε μία γλώσσα query όπως είναι η SQL.

### Μεθοδολογία της αναπτυξης του Query

Τυπικά, ένα HL7 query θα περιλάμβανε τα εξής :

Ένα ίδρυμα αποφασίζει να παρέχει πληροφορίες μέσω ενός query. Αποφασίζει ποια ακριβώς δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και πως θα τα προσφέρει. Γνωρίζοντας τα δικά του δεδομένα, ο data owner θα ορίσει το query  έτσι ώστε να επιστρέφει μία από τις τρεις αναπαραστάσεις δεδομένων:

Κλασικά HL7 segments.  (“segment pattern response”.)

Σειρές και στήλες δεδομάνων από έναν αυστηρά ορισμένο Virtual Table. (“tabular response.”)

Σειρές ένος αναγνώσιμου κειμένου που μπορεί να προβληθεί σε οθόνη ή να τυπωθεί. (“display response”.)

Στην συνέχεια, ο data owner ορίζει επακριβώς ποιες μεταβλητές εισόδου μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Client για να ελέγχει τα δεδομένα, που έχει συμφωνήσει ο Server να επιστρέψει.

Ο ολοκληρωμένος ορισμός για το ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα, με ποιο τρόπο θα επιστραφούν τα δεδομένα και ποιες μεταβλητές μπορούν πάρουν τιμές σε ένα Query ονομάζεται Conformance Statement.

Η λογική του Conformance Statement είναι σημαντική για την κατάλληλη χρήση του ζεύγους query/response. Σε περίπτωση που απουσιάζει το Conformance Statement, ο πελάτης δεν θα γνωρίζει την ύπαρξη του query, ούτε πως να το χρησιμοποιήσει ή τι να περιμένει απ’ αυτό. Ο κάτοχος των δεδομένων δηλώνει την ύπαρξη του query και την υποστηριξή του, με το Conformance Statement.

Το Conformance Statement έχει την ακόλουθη γενική δομή :

Εισαγωγή που περιλαμβάνει τίτλο, trigger events, mode, χαρακτηριστικά και σκοπό

Query Grammar (Συντακτικό του Query)

Response Grammar (Συντακτικό απόκρισης)

Input Specification and Commentary (Specification εισόδου και σχολιασμός)

Response Control (Έλεγχος αποκρισής)

Output specifications and Commentary (Specification εξόδου και σχολιασμός)

### Response format (φόρμα-μορφή απόκρισης)

Το πράγμα που πρέπει να αποφασίσει ο κάτοχος των δεδομένων κατά την μορφοποίηση ενός query, είναι ποιο στυλ αναπαράστασης δεδομένων είναι το καταλληλότερο για τις ανάγκες του.

| Το HL7 αναγνωρίζει τρία κύρια στυλ αναπαράστασης αποκρίσεων στα queries: tabular, segment pattern, ή display. Τα segment pattern και tabular ήταν γνωστά από πριν ως record-oriented όπως περιγράφονται σε προηγούμενες εκδόσεις αυτού του Standard. Οι αποκρίσεις του segment pattern αποτελούνται από ένα σετ HL7 segments. Κάθε query θα ορίζει, στο conformance statement του, το ακριβές συντακτικό των HL7 segments που θα επιστρέψει. Τα δεδομένα που επιστρέφονται στις tabular αποκρίσεις είναι σε μορφή σειρών, ένα RDT segment ανά σειρά. Τα display queries επιστρέφουν δεδομένα σε DSP segments. Ένα σύστημα του HL7 που υποστηρίζει τα queries με conformance statement, θα επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω στυλ πριν διεξάγει ένα λεπτομερή σχεδιασμό. |
| --- |
| Tabular (μορφή πίνακα) | Το αποκρινόμενο σύστημα μορφοποιεί τα δεδομένα σε σειρές και στήλες. |
| Segment pattern (σχεδιασμός segment) | Το αποκρινόμενο σύστημα μορφοποιεί τα δεδομένα στη βάση ενός application-specific segment-oriented (record-oriented) μηνύματος. |
| Display (προβολή) | Το αποκρινόμενο σύστημα μορφοποιεί τα δεδομένα σε μια αναγνώσιμη μορφή για απευθείας έξοδο σε μια συσκευή προβολής (τόσο σε original όσο και σε enhanced mode). |

### QUERY/RESPONSE CONFORMANCE STATEMENT

Το Conformance Statement περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες :

Conformance Statement ID: Ο μοναδικός identifier που εφαρμόζεται στο Conformance Statement του query. Αυτή η τιμή μεταδίδεται ως το πρώτο component του QPD-1-Message query name.

Formal Query Name: αναγνωρίζει ένα μοναδικό query ή έκδοση π.χ., PharmacyDispenseHistory.

Query Trigger: αναγνωρίζει το trigger event για το query. Σημειώστε ότι περισσότερα από ένα conformance statement μπορεί να συνδέονται με το ίδιο γενικό trigger event (Q10 μέσω Q15). Αν  χρησιμοποιήσουμε ένα μη-γενικό trigger event, θα πρέπει να αφορά ακριβώς ένα Conformance Statement.

Response Trigger: αναγνωρίζει το μοναδικό trigger event για την απόκριση.  Σημειώστε ότι παραπάνω από ένα conformance statement μπορεί να συνδέονται με το ίδιο γενικό trigger event (Κ10 μέσω Κ15). Αν  χρησιμοποιήσουμε ένα μη-γενικό trigger event, θα πρέπει να αφορά ακριβώς ένα Conformance Statement.

Query Priority: Προσδιορίζει αν το query είναι άμεσο, καθυστερημένο ή επιλεγόμενο.

Query Characteristics: Περιγραφή της γενικής μορφης του query.

Purpose: Περιγράφει τον σκοπό του query.

Query Grammar: προσδιορίζει την λογική δομή που μπορεί να σταλεί από τον Client. Η δομή αυτού του τμήματος του Conformance Statement είναι παρόμοια με την σύνταξη ενός μηνύματος.

Response Grammar: προσδιορίζει τη λογική δομή που μπορεί να έχει αυτό που θα επιστρέψει ο Server. Η δομή αυτού του τμήματος του Conformance Statement είναι παρόμοια με την σύνταξη ενός μηνύματος με δύο στήλες : Comment and Support Indicator.

Data Model: η λογική δομή των πληροφοριών που μπορεί να περιέχονται σε ένα  query. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σετ από σειρές ή μια λίστα από τμήματα που έχουν την ίδια φόρμα. Αυτό έχει εφαρμογή τόσο στα tabular όσο και στα segment pattern queries

Input Parameter Field Specification and Commentary: τοποθετεί τις επιτρεπόμενες παραμέτρους που μπορούν να περάσουν στον παραλήπτη. Η δομή αυτού του τμήματος του Conformance Statement είναι παρόμοια με έναν πίνακα HL7 Segment Attribute Table με διάφορες βοηθητικές στήλες : ColName, Key/Search, Sort, MatchOp, SegmentFieldName, και Service Identifier Code.

Response Control: Προσδιορίζει ημερομηνία και ώρα της διεξαγωγής του query και τους περιορισμούς στην ποσότητα των δεδομένων. Δεν περιλαμβάνεται πάντα στο Conformance Statement.

Output  Specification and Commentary: χρησιμοποιείται tabular και display απόκριση. Όσον αφορά στην πρώτη, προσδιορίζει τα ονόματα των στηλών που θα επιστραφούν. Η δομή αυτού του τμήματος του Conformance Statement είναι παρόμοια με έναν πίνακα HL7 Segment Attribute Table με διάφορες βοηθητικές στήλες : ColName, Key/Search, Sort, MatchOp, SegmentFieldName, και Service Identifier Code.

Conformance Statement

| Query Statement ID (Query ID=Z99): | Z99 |
| --- | --- |
| Type: | Query (or Publish) |
| Query Name: | Who Am I |
| Query Trigger (= MSH-9): | QBP^Z99^QBP_Q13 |
| Query Mode: | Both |
| Response Trigger (= MSH-9): | RSP^Z84RSP_K13 |
| Query Characteristics: | Returns response sorted by PatientLastName unless otherwise specified. |
| Purpose: | Find the identity of the patient for specified medical record number(s) |
| Response Characteristics: | Returns response sorted by PatientLastName unless otherwise specified. |
| Based on Segment Pattern: |  |

| QBP^Z99^QBP_Q13 | Query Grammar: QBP Message | Section Reference |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header Segment | 2.16.9 |
| QPD | Query Parameter Definition | 0 |
| [ RDF ] | Table Row Definition Segment |  |
| RCP | Response Control Parameter | 0 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2.16.4 |

| RSP^Z84RSP_K13 | Response Grammar: RTB Message | Section Reference |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header Segment | 2.16.9 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2.16.8 |
| [ ERR ] | Error | 2.16.5 |
| QAK | Query Acknowledgement | 5.4.2 |
| QPD | Query Parameter Definition | 0 |
| [ RDF | Table Row Definition Segment |  |
| [ { RDT } ]] | Table Row Data Segment | 0 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2.16.4 |

### QUERY/RESPONSE MESSAGE PAIRS

### QBP/RSP – query by parameter/segment pattern response (τα events ποικίλουν)

| QBP^Q11^QBP_Q11 | Query By Parameter | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment | 5 |
| […] | Optional query by example segments |  |
| RCP | Response Control Parameters | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

Η QBP_Q11 δομή υποστηρίζει ένα Segment Pattern Response και περιέχει τα MSH, QPD, RCP, και DSC segments. Το default trigger event του είναι το Q11. Αν ένα query είναι standard ή site-defined, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το trigger event ή μπορεί να προσδιορίσει μια μοναδική τιμή στο Conformance Statement αυτού του query. Αυτή η τιμή πρέπει να ξεκινάει με το Z.

| RSP^K11^RSP_K11 | Segment Pattern Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgement | 5 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment | 5 |
| [… | Segment Pattern from Conformance Statement |  |
| …] |  |  |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

Το RSP_K11 υποστηρίζει ένα Segment Pattern Response στο QBP και περιέχει τα MSH, MSA, ERR, QAK, QPD, segments ποικίλου περιεχομένου, και το DSC.  Το default trigger event είναι το K11.

### QBP/RTB – query by parameter/tabular response (τα events ποικίλουν)

| QBP^Q13^QBP_Q13 | Query By Parameter | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment | 5 |
| […] | Optional query by example segments |  |
| [ RDF ] | Table Row Definition Segment | 5 |
| RCP | Response Control Parameters | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

Η QBP_Q13 δομή υποστηρίζει την Tabular απόκριση και περιέχει τα MSH, RDF, RCP, και DSC segments. Το default trigger event είναι το Q13.

| RTB^K13^RTB_K13 | Table Based Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgement | 5 |
| QPD | Query Definition Segment | 5 |
| [ RDF | Table Row Definition Segment | 5 |
| [ { RDT } ]] | Table Row Data Segment | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

Το RTB_K13 υποστηρίζει την Tabular απόκριση στο QBP και περιέχει τα MSH, MSA, ERR, QAK, QPD, RDF, RDT και το DSC.  Το default trigger event είναι το K13.

Η RTB_K13 δομή απαιτεί, στην περίπτωση που επιστρέφονται RDT segments, να προηγείται αυτών ένα RDF segment που περιέχει τον ορισμό για την αναγνώριση της σειράς των RDT segments. Αν δεν έχουν σταλεί RDF στο query, το default RDF επιστρέφεται στο RTB_K13.

### QBP/RDY – query by parameter/display response (τα events ποικίλουν)

| QBP^Q15^QBP_Q15 | Query By Parameter | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment | 5 |
| […] | Optional query by example segments |  |
| RCP | Response Control Parameters | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

Η QBP_Q15 δομή υποστηρίζει την Display Response (απόκριση) και περιέχει τα MSH, QPD, RCP, και DSC segments. Το default trigger event είναι το Q15.

| RDY^K15^RDY_K15 | Display Based Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgement | 5 |
| QPD | Query Parameter Definition Segment | 5 |
| [ { DSP } ] | Display Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

Το RDY_K15 υποστηρίζει την Display Response στο QBP και περιέχει τα MSH, MSA, ERR, QAK, DSP, και το DSC. Το default trigger event είνα το K15.

### QSB - Create subscription (event Q16)

| QSB^Q16^QSB_Q16 | Create Subscription | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QPD | Query Parameter Definition | 5 |
| RCP | Response Control Parameters | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| ACK^Q16 | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### QVR -  query for previous events (event Q17)

Το Query για Προηγούμενα Events μοιάζει με ένα Query by Parameter με ένα Segment Pattern Response, με τη διαφορά ότι η απόκριση αποτελείται από μηδενικά σε πολλα μηνύματα  του τύπου που ορίζεται στο Conformance Statement. Παρά το γεγονός ότι η απόκριση σε ένα QVR αφορά events του παρελθόντος, ο χρόνος στο message header είναι ο χρόνος κατασκευής του μηνύματος.

| QVR^Q17^QVR_Q17 | Query for Previous Events | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QPD | Event Definition Segment | 5 |
| […] | Optional query by example segments |  |
| RCP | Response Control Parameters | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| ACK^Q17 | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

Τα QVR message segments είναι ολόιδια με αυτά του QBP. Ένα QVR conformance statement μπορεί να χρησιμοποιεί είτε το QSC το or query by example είτε το query by simple parameter.

### QCN/ACK - cancel query/acknowledge message (event J01)

| QCN^J01^QCN_J01 | Cancel Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QID | Query identification Segment | 5 |

| ACK^J01^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### QSX /ACK - cancel subscription/acknowledge message (event J02)

Βλέπε ενότητα 5.6 για περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό το event.

| QSX^J02^QCN_J01 | Cancel Subscription | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QID | Query identification Segment | 5 |

| ACK^J02^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### QUERY/RESPONSE MESSAGE SEGMENTS

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει όλα τα segments των μηνυμάτων, εκτός από τα γενικά segments, που χρησιμοποιούνται στα ζευγάρια  query/response και συνιστόνται για χρήση στην v 2.4.

### DSP - display data segment

Το DSP segment χρησιμοποιείται  για να περιέχει δεδομένα που είναι κατάλληλα επεξεργασμένα από τον αποστολέα, ώστε να μπορούν να προβληθούν σε όθονη. Τα περιεχόμενα σημειολογικής σημασίας έχουν δεν έχουν διασωθεί και τα δεδομένα αντιμετωπίζονται ως γραμμές ένος κειμένου.

HL7 Attribute Table – DSP – Display Data

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00061 | Set ID - DSP |
| 2 | 4 | SI | O |  |  | 00062 | Display Level |
| 3 | 300 | TX | R |  |  | 00063 | Data Line |
| 4 | 2 | ST | O |  |  | 00064 | Logical Break Point |
| 5 | 20 | TX | O |  |  | 00065 | Result ID |

### QAK- query acknowledgment segment

Το QAK segment περιέχει πληροφορίες που στέλνονται μαζί με τις απαντήσεις σε ένα query.  Παρόλο που το QAK segment είναι απαιτούμενο στις απαντήσεις των enhanced queries (βλέπε ενότητα 0), μπορεί να εμφανιστεί και ως προαιρετικό segment, τοποθετημένο μετά από το (optional) ERR segment σε οποιαδήποτε απάντηση (μήνυμα) ενός original mode query.

HL7 Attribute Table – QAK – Query Acknowledgment

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | C |  |  | 00696 | Query Tag |
| 2 | 2 | ID | O |  | 0208 | 00708 | Query Response Status |
| 3 | 250 | CE | O |  |  | 01375 | Message Query Name |
| 4 | 10 | NM | O |  |  | 01434 | Hit Count |
| 5 | 10 | NM | O |  |  | 01622 | This payload |
| 6 | 10 | NM | O |  |  | 01623 | Hits remaining |

### QID- query identification segment

Το QID segment περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να αναγνωρίζεται ένα query μοναδικά. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην ακύρωση query  ή στην ακύρωση συνδρομής.

HL7 Attribute Table – QID – Query Identification

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | R |  |  | 00696 | Query Tag |
| 2 | 250 | CE | R |  | 0471 | 01375 | Message Query Name |

QPD – query parameter definition

Το QPD segment ορίζει τις παραμέτρους του query.

HL7 Attribute Table – QPD – Query Parameter Definition

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  | 0471 | 01375 | Message Query Name |
| 2 | 32 | ST | C |  |  | 00696 | Query Tag |
| 3-n | 256 | varies |  |  |  | 01435 | User Parameters (in successive fields) |

### QRI – query response instance segment

Το QRI segment χρησιμοποιείται για το ποσοστό ανταπόκρισης της εγγραφής (όταν το αποκρινόμενο σύστημα χρησιμοποιεί αριθμητικό αλγόριθμο), στα κριτήρια αναζήτησης.

Παραδείγματα της χρήσης αυτού του segment παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.6, “MPI Queries”.

HL7 Attribute Table – QRI – Query Response Instance

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | NM | O |  |  | 01436 | Candidate Confidence |
| 2 | 2 | IS | O | Y | 0392 | 01437 | Match Reason Code |
| 3 | 250 | CE | O |  | 0393 | 01438 | Algorithm Descriptor |

### RCP – response control parameter segment

Το RCP segment χρησιμοποιείται για τον περιορισμό στην ποσότητα των δεδομένων που πρέπει να επιστραφούν στην απάντηση ένος query.

HL7 Attribute Table – RCP – Response Control Parameter

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ID | O |  | 0091 | 00027 | Query Priority |
| 2 | 10 | CQ | O |  | 0126 | 00031 | Quantity Limited Request |
| 3 | 250 | CE | O |  | 0394 | 01440 | Response Modality |
| 4 | 26 | TS | C |  |  | 01441 | Execution and Delivery Time |
| 5 | 1 | ID | O |  | 0395 | 01443 | Modify Indicator |
| 6 | 512 | SRT | O | Y |  | 01624 | Sort-by Field |
| 7 | 256 | ID |  | Y |  | 01594 | Segment group inclusion |

### RDF - table row definition segment

Το RDF segment προσδιορίζει τα περιεχόμενα των σειρών των segments (RDT) στην tabular response (RTB).

Ως προαιρετικό segment σε ένα query είτε QBP ή QBS, αυτό το segment μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό στον αριθμό των στηλών που επιστρέφονται και να ορίσει ποιες θέσεις καταλαμβάνουν τα πεδία στις στήλες. Αν παραλειφθεί , όλα τα πεδία που ορίζονται στο query  επιστρέφονται με την default σειρά στις στήλες.

Ως απαιτούμενο segment σε μια tabular response (RTB), σε ένα QBP ή σε ένα QBS, αυτό το segment προσδιορίζει τα περιεχόμενα των δεδομένων στις σειρές του πίνακα των (RDT) segments που ακολουθούν. Δεν είναι απαραίτητα της ίδιας ακριβως μορφής με το segment στο query.

HL7 Attribute Table – RDF – Table Row Definition

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | NM | R |  |  | 00701 | Number of Columns per Row |
| 2 | 40 | RCD | R | Y | 0440 | 00702 | Column Description |

### RDT - table row data segment

Το RDT segment περιέχει τα δεδομένα των σειρών σε ένα μήνυμα tabular data response message (TBR).

HL7 Attribute Table – RDT – Table Row Data

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-n | Variable | Variable | R |  |  | 00703 | Column Value |

### AUXILIARY QUERY PROTOCOLS (βοηθητικά-εφεδρικα πρωτόκολλα query)

Σ’ αυτή την ενότητα αναφέρονται οι ιδιότητες των queries οι οποιές μπορούν να χαρακτηριστούν και ολοκληρωτικές, αφού περιέχουν τα πάντα. Αυτές οι ιδιότητες διευκολύνουν τον Client και τον Server στο χειρισμό των θεμάτων χρονικά και ποσοτικά και πως να αντιμετωπίζουν τις εξαιρέσεις.

### Immediate vs. deferred response

Οι αποκρίσεις στα queries μπορεί να είναι άμεσες ή καθυστερημένες. Στην πρώτη περίπτωση (immediate mode), η απόκριση δίνεται αμέσως ή μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αναμένεται η απάντηση. Στην δεύτερη περίπτωση (deferred mode), η απόκριση επιστρέφεται ασύγχρονα, ως ένα ξεχωριστό ζευγάρι μηνυμάτων. Επίσης, σ’ αυτή την περίπτωση, μπορεί να οριστεί το χρονικό περιθώριο της καθυστέρησης.

Στην περίπτωση του immediate mode query, ο Server ΔΕΝ στέλνει ένα General Acknowledgement (ACK). Το acknowledgement του query περιέχεται στο μήνυμα της απόκρισης. Στο deferred mode, το acknowledgement του query γίνεται αμέσως με ένα ACK. Ο Server στέλνει την καθυστερημένη απόκριση την κατάλληλη στιγμή. Συνοπτικά, η διαδικασία του deferred query αποτελείται από 2 “round trips”.

Αν ένα μήνυμα immediate mode query έχει κάποιες δυσμορφίες, τότε στέλνεται αμέσως ένα αρνητικό  ACK.

### Ακύρωση Query

Η ακύρωση ενός query είναι ισοδύναμη με την ακύρωση μιας παραγγελίας, στο ότι ζητείται η διακοπή μιας αίτησης της οποίας η απόκριση μπορεί να είναι ήδη «στο δρόμο». Στην περίπτωση του interactive query, μια αίτηση ακύρωσης είναι μια κίνηση αβρότητας, κατά κάποιο τρόπο από την πλευρά του Client, χωρίς όμως αυτό να απαίτείται. Το πόσο θα μέινει ανοιχτό το  query είναι θέμα υλοποίησης. Παρόλο που για τον Client είναι το ίδιο σαν να μην είχε λάβει καν ένα μήνυμα (δεν λαμβάνονται περαιτέρω δεδομένα query), η απόδειξη από τον Server για την ύπαρξη του μηνύματος, διευκολύνει τον Client να απαλλαγεί από τα δεδομένα που έχουν δρομολογηθεί να σταλούν.

MSH||||||||QCN^Jnn^QCN_J01|

QID|Q001|Q99^SomeQuery^0003|

### Interactive continuation of response messages

Το Interactive Continuation Protocol ορίζει τη μεθοδολογία για τη μετάδοση ένος μεγάλου φορτίου query-response (ερώτησης-απόκρισης) πάνω σε πολλαπλά HL7 μηνύματα. Χωρίς αυτό το πρωτόκολλο, η απόκριση θα επιστρεφόταν σε ένα μεγάλο λογικό μήνυμα.

Το πρωτόκολλο ονομάζετεαι interactive γιατί υπάρχει διάλογος μεταξύ του Client και του Server. Ο διάλογος αρχικοποιείται όταν ο Client θέτει ένα ερώτημα (query), που πιθανότατα αφορά ένα μεγάλο φορτίο δεδομένων, αλλά προσδιορίζει στο RCP-2-Quantity limited request, ότι μόνο μια περιορισμένη ποσότητα δεδομένων θα επιστραφεί σε κάθε μία από τις διαδοχικές απόκρισεις. Στη συνέχεια, ο Server επιστρέφει ένα μήνυμα απόκρισης που περιέχει την επιτρεπόμενη ποσότητα δεδομένων. Ο  Client μπορεί να συνεχίσει να ρωτά επιμέρους τμήματα των δεδομένων, ώσπου να εξαντληθούν, ή μπορεί να επιλέξει να ακυρώσει το query.

Ο όρος “continuation” για τις αποκρίσεις στα queries, δεν πρέπει να μπερδεύεται με την χρήση του στην συνέχεια ενός unsolicited fragmented message. Στην περίπτωση της συνέχειας στην απόκριση ένος query, ο έλεγχος γίνεται απ’ την πλευρά που ζητάει το query και υπάρχει ένα σαφές event ακύρωσης. Στην περίπτωση της συνέχειας ενός unsolicited message (μήνυμα που δεν έχει ζητηθεί), ο έλεγχος γίνεται στην πλευρά που στέλνει την αίτηση και δεν υπάρχει μετάδοση μηνύματος ακύρωσης.

#### Interactive continuation  algorithm and rules

(αλγόριθμος και κανόνες της διαδραστικής συνέχειας)

Οι κανόνες του interactive continuation (μιας απόκρισης σε query) είναι οι ακόλουθοι:

Αν ο Server στέλνει ένα τμήμα των δεδομένων, το μήνυμα τερματίζεται με ένα DSC segment με το DSC-1-Continuation pointer set στην κατάλληλη τιμή του δείκτη και με το DSC-2 -Continuation type set στο “L”.

Αν ο Client επιθυμεί να λάβει την επόμενη ομάδα (δόση) δεδομένων, το query στέλνεται πάλι με ένα DSC segment μετά το RCP. Το DSC-1-Continuation pointer στέλνει πίσω την ίδια τιμή που έλαβε από τον Server.

Ο Server συνεχίζει να στέλνει σε δόσεις τα δεδομένα που του έχει ζητήσει ο Client ώσπου αυτά να εξαντληθούν. Το τέλος των δεδομένων σηματοδοτείται με την απουσία του DSC segment Η της κενής τιμής στο DSC-1-Continuation pointer.

Αν ο Client επιθυμεί να ακυρώσει το query πριν φτάσουν όλα τα δεδομένα, στέλνεται ένα Cancel query.

### Batch message as a query response

Το query του HL7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη για ένα batch μήνυμα με τον ακόλουθο τρόπο:

Χρησιμοποιούμε την τιμή B στο RCP-3-Response modality για να προσδιορίσουμε την batch απόκριση.

Προσθετικά εισάγουμε στο αρχείο του batch το query και τα RCP segments ως εξής:

| [FHS] | (file header segment) |
| --- | --- |
| { [BHS] | (batch header segment) |
| QPD | Query defining segment Note: if using old style query mode, the QRD and QRF segments may be used. |
| [RCP] |  |
| { MSH | (one or more HL7 messages) |
| .... |  |
| .... |  |
| .... |  |
| } |  |
| [BTS] | (batch trailer segment) |
| } |  |
| [FTS] | (file trailer segment) |

Το acknowledgment ενός batch περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.

Πρέπει να ορίζεται σαφώς στο Conformance Statement αν υποστηρίζεται η batch υλοποίηση.

### Query error response

Ένα σφάλμα στο query/response μπορεί να συμβεί σε 3 επίπεδα:

Αποτυχία επικοινωνίας (διακοπή σύνδεσης, timeout)

Παραμορφωμένο μήνυμα (απόρριψη μηνύματος)

Παραμορφωμένο query (σφάλμα στην εφαρμογή)

Περιληπτικά, η χρήση του ERR segment γίνεται για να περιγράψουμε το σφάλμα σε ένα μήνυμα λόγω αποτυχίας στις περιπτώσεις

Ενός παραμορφωμένου μηνύματος

Ενός παραμορφωμένου query – πρόβλημα με το query tag, προβλήματα με τις παραμέτρους.

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα query error response είναι οι εξής 3:

Περίπτωση 1: Παραμορφωμένο Μήνυμα (Malformed Message)

Το μήνυμα query είναι από μόνο του κακό. Δεν βγαίνει νόημα από το περιεχόμενο του μηνύματος. Κάτι πάει στραβά με τον φάκελο, π.χ., οπού παραμορφώθηκε το μήνυμα.

Η μόνη απόκριση είναι μια ένα αρνητικό ACK μήνυμα που περιέχει τα MSH, MSA και ERR.

Περίπτωση 2: Παραμορφωμένο Query (Malformed Query)

Το query message που έχει ο Server είναι σύμφωνο με τους κανόνες, αλλά για κάποιο λόγο ο Server δεν μπορεί να το επεξεργαστεί, π.χ. το query είναι παραμορφωμένο.

Το Response message δίνει ένα αρνητικό ACK μήνυμα και παρουσιάζει το πρόβλημα στο ERR. Το μήνυμα της απόκρισης περιέχει τα MSH, MSA, ERR, QAK και το query defining segment αν είναι διαθέσιμο.

Περίπτωση 3: Δεν βρέθηκαν δεδομένα (No data found)

Το query έχει την σωστή μορφή, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα να επιστραφούν.  Το Response message περιέχει τα MSH, MSA, QAK, και το query defining segment. Το QAK θα σήμαινε “no records found” (δεν βρέθηκαν αρχεία).

### Έκδοση και συνδρομή

Αυτή η ενότητα αναλύει τον σκελετό/την διαδικασία του μηχανισμού έκδοσης και συνδρομής.

### Εισαγωγή

Ο όρος «Έκδοση και Συνδρομή», αναφέρεται στην ικανότητα ενός συστήματος του, ‘Έκδότη’, να δίνει ένα ρεύμα δεδομένων το οποίο μπορεί να σταλεί στα συστήματα που συμμετέχουν με συνδρομή. Με μία έννοια, όταν ο αποστολέας στέλνει ένα ρεύμα δεδομένων στους συμμμετέχοντες (HL7 unsolicited update paradigm), αυτό είναι ένα είδος μηχανισμού εκδοσής και συνδρομής.

Εδώ περιγράφεται ο μηχανισμός με τον οποίο ο Έκδότης ορίζει ένα ρεύμα δεδομένων, αλλά και συμφωνεί να στείλει επιλεκτικά κάποια τμήματα του μηνύματος βάσει των query-like data περιορισμών. Συνήθως, ο Συνδρομητής κάνει χρήση του δικαιωματός του να συμμετέχει κατά την διάρκεια του setup, ενώ κατά την διάρκεια της συνόδου ασχολείται μόνο με τους κανόνες για τα μηνύματα που στέλνει. Η συνδρομή κατα τη διάρκεια της συνόδου υπήρχε σε παλιότερες εκδόσεις HL7.

### Λεπτομέρειες

Η Συνδρομή είναι μια διαδικασία/πρωτόκολλο που επιτρέπει σε ένα σύστημα να ζητήσει κάποια δεδομένα να σταλούν για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ή για ένα απεριόριστο χρονικό διάστημα έως ότου δοθεί κάποια εντολή. Ακόμη, επιτρέπει το φιλτράρισμα του ρεύματος των δεδομένων από ένα μηχανισμό τύπου query. Ορίζονται συκγεκριμένα μηνύματα για συνδρόμη και ακύρωση συνδρομής.

Ο Έκδότης είναι κάποιος που κατέχει και μεταδίδει ρεύματα δεδομένων. Ο Έκδότης μπορεί να είναι ένας μεσάζων ή broker, όπως ένα interface engine. Ο Έκδότης δεν είναι απαραίτητα το σύστημα που συγκέντρωσε τα δεδομένα, αλλά αυτό που σκοπεύει να τα μεταδώσει.

### Παραδείγματα

Ένα εργαστηριακό σύστημα συνήθως στάλνει όλες τις αναφορές στο κεντρικό αρχείο. Προς εξυπηρέτηση και άλλων τμημάτων, το εργαστήριο αποφασίζει να προσφέρει και ένα φιλτραρισμένο ρεύμα δεδομένων, μαζί με όλα τα δεδομένα που στέλνονται στο αρχείο.

Το εργαστήριο αποφασίζει να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να επιλέξουν τα δεδομένα που χρειάζονται με βάση το MRN του ασθενή, το είδος της μελέτης (OBR-4) και τον προμηθευτή των παραγγελιών (OBR-16). Αυτό το φιλτραρισμένο ρεύμα το ονομάζει "ORU-Subscription" και γράφει και ένα conformance specification.

Στο setup time της συνόδου, δίνεται άδεια να λάβουν το φιλτραρισμένο ρεύμα δεδομένων τέσσερα συστήματα, CommunityNorth, CommunitySouth, CommunityEast and CommunityWest.

Το Conformance Statement για το φιλτραρισμένο ρεύμα που εκδόθηκε σ’ αυτή την περίπτωση είναι:hiddentext

#### Example of a publish and subscribe Conformance Statement

Conformance Statement

| Publication ID (Query ID=Z83): | Z83 |
| --- | --- |
| Type: | Publish |
| Publication Name: | ORU Subscription |
| Query Trigger (= MSH-9): | QSB^Z83^QSB_Q16 |
| Query Mode: | Both |
| Response Trigger (= MSH-9): | ORU^R01^ORU_R01 |
| Query Characteristics: | Returns lab results reports for the patient(s) as constrained in the input parameters. |
| Purpose: | Sends Lab Results, either filtered or unfiltered, as specified in the input parameters. |
| Response Characteristics: | A standard query response is not received from the server. Instead, actual ORU messages are returned corresponding to the constraints expressed in the input parameters. The input parameters are ANDed when selecting data to be returned. That is, all input parameters that are specified must be satisfied in order for a result report to be sent. |
| Based on Segment Pattern: | R01 |

| QSB^Z83^QSB_Q16 | Query Grammar: QSB Message | Section Reference |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header Segment | 2.16.9 |
| QPD | Query Parameter Definition |  |
| RCP | Response Control Parameter | 0 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2.16.4 |

| ORU^R01^ORU_R01 | Response Grammar: ORU Message | Group Control | Comment | Support Indicator | Sec Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSH | Message Header |  |  |  | 2.16.9 |
| { |  |  | Begin Patient Result |  |  |
| [ |  | PIDG | Begin PID Group |  |  |
| PID | Patient Identification |  |  |  | 3.4.2 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics |  |  |  | 3.4.10 |
| [ { NK1 } ] | Next of Kin/Associated Parties |  |  |  | 3.3.5 |
| [ { NTE } ] | Notes and comments |  |  |  | 2.16.10 |
| [ PV1 | Patient Visit | PV1G | Begin PV1 Group |  | 3.4.3 |
| [ PV2 ] ] | Patient Visit – Additional Info. |  | Close PV1 Group |  | 3.4.4 |
| ] |  |  | Close PID Group |  |  |
| { |  | OBRG | Begin OBR Group |  |  |
| [ ORC ] | Order Common |  |  |  | 4.5.1 |
| OBR | Observations Report ID |  |  |  | 7.4.1 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments |  |  |  | 2.16.10 |
| { |  | OBXG | Begin OBX Group |  |  |
| [ OBX ] | Observation/Result |  |  |  | 7.4.2 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments |  |  |  |  |
| } |  |  | Close OBX Group |  |  |
| { [ CTI ] } | Clinical Trial Identification |  |  |  | 7.8.4 |
| } |  |  | Close OBR Group |  |  |
| } |  |  | Close Patient Result |  |  |
| [ DSC ] | Continuation Pointer |  |  |  | 2.16.4 |

### QUERY/RESPONSE MESSAGE EXAMPLES

### Query by parameter (QBP) / display response (RDY)

Ο χρήστης επιθυμεί να μάθει όλες τις θεραπείες που δόθηκαν στον ασθενή με αριθμό ιατρικού αρχείου “555444222111” κατά την περίοδο 5/31/98 έως 5/31/99. έτσι, δημιουργείται το ακόλουθο QBP μήνυμα.

MSH|^&~\|PCR|Gen Hosp|PIMS||199909171400-

0800||QBP^Z97^QBP_Q15|8699|P|2.4||||||||

QPD|Z97^DispenseHistoryDisplay^HL7nnnn|Q005|555444222111^^^MPI

^MR||19980531|19990531|

RCP|I|999^RD|

Στην συνέχεια το σύστημα του φαρμακείου αναγνωρίζει ότι ο αριθμός ιατρικού αρχείου “555444222111” ανήκει στον Adam Everyman και βρίσκει σύμφωνα με τα κριτήρια (ημερομηνία κλπ) που δίνονται 4 συνταγές τις οποίες περιλαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα :

MSH|^&~\|PIMS|Gen Hosp|PCR||199909171401-

0800||RDY^Z98^RDY_K15|8858|P|2.3||||||||

MSA|AA|8699|

QAK|Q005|OK|Z97^DispenseHistoryDisplay|4

QPD|Z97^DispenseHistoryDisplay^HL7nnnn|Q005|555444222111^^^MPI

^MR||19980531|19990531|

DSP||        GENERAL HOSPITAL – PHARMACY DEPARTMENT

DATE:09-17-99

DSP||        DISPENSE HISTORY REPORT

PAGE  1

DSP||MRN          Patient Name       MEDICATION DISPENSED

DISP-DATE

DSP||555444222111 Everyman,Adam      VERAPAMIL HCL 120 mg TAB

05/29/1998

DSP||555444222111 Everyman,Adam      VERAPAMIL HCL ER TAB

180MG 08/21/1998

DSP||555444222111 Everyman,Adam      BACLOFEN 10MG TABS

09/22/1998

DSP||555444222111 Everyman,Adam      THEOPHYLLINE 80MG/15ML

SOL 10/12/1998

DSP||       << END OF REPORT >>

hiddentext

#### Dispense history display Conformance Statement

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στα Conformance Statement που προσδιορίζουν ένα RDY μήνυμα απόκρισης, η φόρμα με την οποία προβάλλεται η απόκριση ακολουθεί το συντακτικό της απόκρισης.

Conformance Statement

| Query Statement ID (Query ID=Z97): | Z97 |
| --- | --- |
| Type: | Query |
| Query Name: | Dispense History |
| Query Trigger (= MSH-9): | QBP^Z97^QBP_Q15 |
| Query Mode: | Both |
| Response Trigger (= MSH-9): | RDY^Z98^RDY_K15 |
| Query Characteristics: | May specify patient, medication, a date range, and how the response is to be sorted. |
| Purpose: | To retrieve patient pharmacy dispense history information from the Server. |
| Response Characteristics: | Returns data formatted for screen display. Data are sorted by Medication Dispensed unless otherwise specified in SortControl. |
| Based on Segment Pattern: |  |

| QBP^Z97^QBP_Q15 | Query Grammar: QBP Message | Section Reference |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header Segment | 2.16.9 |
| QPD | Query Parameter Definition |  |
| RCP | Response Control Parameter | 0 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2.16.4 |

| RDY^Z98^RDY_K15 | Response Grammar: Dispense History | Group Control | Comment | Support Indicator | Sec Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSH | Message Header |  |  |  | 2.16.9 |
| MSA | Message Acknowledgement |  |  |  | 2.16.8 |
| [ERR] | Error |  |  |  | 2.16.5 |
| QAK | Query Acknowledgement |  |  |  | 0 |
| QPD | Query Parameter Definition |  |  |  | 0 |
| [{ DSP }] | Display Data |  |  |  | 0 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer |  |  |  | 2.16.4 |

The data will display as follows: (Query ID=Z97)

DSP¦¦ GENERAL HOSPITAL – PHARMACY DEPARTMENT DATE:mm-dd-yy

DSP¦¦ DISPENSE HISTORY REPORT PAGE n

DSP¦¦MRN Patient Name MEDICATION DISPENSED DISP-DATE

DSP¦¦XXXXX XXXXXx, XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX mm/dd/ccyy

…

DSP¦¦ << END OF REPORT >>

### SUPERCEDED QUERY/RESPONSE TRIGGER EVENTS AND MESSAGE PAIRS

### Display message

### Σημείωση: Η αντικατάσταση του UDM μηνύματος δεν είναι άμεση στη νέα μεθοδολογία, γι’ αυτό και δεν είναι ξεκάθαρη η χρήση του.

#### UDM/ACK - unsolicited display update message (event Q05)

#### hiddentext

| UDM^Q05 | Unsolicited Display Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| URD | Results/Update Definition | 5 |
| [ URS ] | Results/Update Selection Criteria | 5 |
| { DSP } | Display Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| ACK^Q05 | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

#### Continuation of unsolicited display update message

Όπως άλλοι τύποι μηνυμάτων του HL7, έτσι και το UDM μπορεί να συνεχιστεί με χρήση του DSC segment και του MSH-14-Continuation pointer. Παρολαυτά, αν θέλουμε να στείλουμε ένα UDM ως τρία  συνεχόμενα ξεχωριστά μηνύματα, τότε το πρώτο θα περιέχει:

| MSH | (no continuation pointer) |  |
| --- | --- | --- |
| URD |  |  |
| [URS] |  |  |
| {DSP} |  |  |
| DSC |  |  |

Το δεύτερο μήνυμα θα περιέχει:

| MSH | (continuation pointer (to first message)) |  |
| --- | --- | --- |
| {DSP} |  |  |
| DSC | (with continuation pointer) |  |

Το τελευταίο μήνυμα θα περιέχει:

| MSH | (cont8inuation pointer (to second message)) |  |
| --- | --- | --- |
| {DSP} |  |  |

Original mode implementation considerations:

Οι συγκεκριμένες επιτρεπόμενες τιμές για τα φίλτρα στα QRD και QRF segments καθορίζονται στις εφαρμογές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Η φόρμα που επιλέγεται για τα query segments είναι πολύ γενική, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με συγκεκριμένους περιορισμούς, σε οποιαδήποτε σύνοδο. hiddentext

#### QRY/DSR - original mode display query -  immediate response (event Q01)

| QRY^Q01 | Query Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [ QRF ] | Query Filter | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| DSR^Q01 | Display Response Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| [ QAK ] | Query Acknowledgment | 5 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [ QRF ] | Query Filter | 5 |
| { DSP } | Display Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

Τα QRF και QRD segments από το QRY στέλνονται πίσω όπως είναι στην απόκριση.  Το DSC segment περιέχει τον δείκτη συνέχειας, αν δεν είναι null (DSC-1-Continuation pointer).

### Original mode deferred access

Έστω ότι A είναι το σύστημα που αρχικοποιεί το query και B είναι το σύστημα στέλνει τις αποκρίσεις. Πολλαπλα query και αποκρίσεις επιτρέπεται να στέλνονται με ένα μήνυμα. Οι αποκρίσεις σε ένα δεδομένο query μπορούν να σπάσουν σε ξεχωριστά DSR μηνύματα. Ένα DSR μήνυμα μπορεί να περιέχει αποκρίσεις σε περισσοτερα από ένα QRY. hiddentext

#### QRY/QCK – deferred (καθυστερημένο) query (event Q02)

| QRY^Q02 (A to B) | Query Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [ QRF ] | Query Filter | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| QCK^Q02 (B to A) | Query General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| [ QAK ] | Query Acknowledgment | 5 |

#### DSR/ACK – καθυστερημένη απόκριση σε ένα query (event Q03)

| DSR^Q03 | Display Response Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [MSA] | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| [ QAK ] | Query Acknowledgment | 5 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [ QRF ] | Query Filter | 5 |
| { DSP } | Display Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| ACK^Q03 (A to B) | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### Enhanced (βελτιωμένα) mode queries

Η Version 2.3 εισήγαγε τα ακόλουθα 4 βελτιωμένα queries:

Ένα Embedded Query Language query, το οποίο υποστηρίζει την ελέυθερη επιλογή των δηλώσεων (statements) και βασίζεται στο query language of choice (π.χ., SQL)

Ένα Virtual Table request query, το οποίο υποστηρίζει τα queries έναντι των πινάκων της βάσης δεδομένων του Server και βασίζεται σε συγκεκριμένα κρίτηρια

Μια αίτηση αποθηκευμένης διαδικασίας (stored procedure request), η οποία διευκολύνει ένα σύστημα να περάσει μια αποθηκευμενη εφαρμογή σε ένα άλλο, από την οπία θα αποσπάσει συγκεκριμένα δεδομένα.

Ένα event replay request message, το οποίο χρησιμοποιείται για την αίτηση δεδομένων τύπου “event replay response”.

Enhanced mode implementation considerations: ορισμός πινάκων και “Virtual Tables”(εικονικών πινάκων)

Οι επιτρεπόμενες τιμές των EQL, VTQ, SPR, και RDF segments αποφασίζονται με την συνεργασία εφαρμογών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Οι φόρμες που επιλέγονται για τα μηνύματα query είναι πολύ γενικές. Γι’ αυτό το λόγο, η φόρμα του κάθε μηνύματος χρησιμοποιείται με συγκεκριμένους περιορισμούς σε κάθε σύνοδο.

Τα περιεχόμενα των πινάκων που εκφράζουν τα TBR μηνύματα απόκρισης, ορίζονται στα κεφάλαια που αυτά εμφανίζονται. Όπου ένα HL7 segment περιέχει πεδία τα οποία τοποθετούνται σε μια σείρα όταν έχουμε απόκριση σε πίνακα, τότε μπορεί να αναφερθεί το segment ID. Για παράδειγμα, αν θέλουμε έναν πίνακα με τους ασθενείς, όπου κάθε σειρά αντιπροσωπεύει έναν ασθενή και κάθε στήλη ένα πεδίο από το PID segment, τότε το PID μπορεί να εκφραστεί ως ένας πίνακας, ο οποίος καποιες φορές αναφέρεται ως  “Virtual Table.”

#### EQQ - embedded query language query (event Q04)

Το EQQ με το EQL query segment ορισμού, υποστηρίζει τις δηλώσεις ελέυθερης μορφής (π.χ.,, SQL).

| EQQ^Q04 | Embedded Query Language Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQL | EQL Definition | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

Η απόκριση στο EQQ μπορεί να είναι σε μορφή πίνακα ή προβολής. Το segment pattern response (ERP) είναι άκυρο δεδομένου ότι δεν υπάρχει τρόπος να προσδιοριστεί το EQL.

| TBR^R08 | Tabular Data Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgment | 5 |
| RDF | Table Row Definition | 5 |
| { RDT } | Table Row Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| EDR^R07 | Enhanced Display Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgment | 5 |
| { DSP } | Display Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

#### RQQ - event replay query (event Q09)

To RQQ χρησιμοποιείται για την αίτηση δεδομένων που έχουν την μορφή της απόκρισης event replay.

| RQQ^Q09 | Event Replay Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| ERQ | Event Replay Query | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| ERP^R09 | Event Replay Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgment | 5 |
| ERQ | Event Replay Query | 5 |
|  | . . . |  |
|  | ... |  |
|  | ... |  |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

#### SPQ - stored procedure request (event Q08)

Το Stored Procedure Query παρέχει ένα μηχανισμό στο σύστημα του  query ώστε να μπορεί να  τρέξει μια αποθηκευμένη διαδικασία στο σύστημα που αποκρίνεται. Η αίτηση περιλαμβάνει το όνομα της αποθηκευμένης διαδικασίας και μια λίστα παραμέτρων.

| SPQ^Q08 | Stored Procedure Request | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| SPR | Store Procedure Request | 5 |
| [ RDF ] | Table Row Definition | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| EDR^R07 | Enhanced Display Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgment | 5 |
| { DSP } | Display Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| ERP^R09 | Event Replay Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgment | 5 |
| ERQ | Event Replay Query | 5 |
|  | . . . |  |
|  | ... |  |
|  | ... |  |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

Σημείωση για τα Enhanced mode record-oriented response messages: Το RDF segment από τα EQQ, VQQ και SPQ μηνύματα, και το ERQ segment από το EQQ μήνυμα, επιστρέφονται ως έχουν (echoed back) στις αποκρίσεις τους. Το DSC segment περιέχει τον δείκτη συνάχειας, αν δεν είναι null (DSC-1-Continuation pointer).

| TBR^R08 | Tabular Data Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgment | 5 |
| RDF | Table Row Definition | 5 |
| { RDT } | Table Row Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

#### VQQ - Virtual Table query (event Q07)

Το VTQ παρέχει την δυνατότητα να εκφραστεί ένα query δεδομένων σε μορφή πίνακα.

| VQQ^Q07 | Virtual Table Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| VTQ | VTQ Definition | 5 |
| [ RDF ] | Table Row Definition | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| EDR^R07 | Enhanced Display Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgment | 5 |
| { DSP } | Display Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| TBR^R08 | Tabular Data Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgment | 5 |
| RDF | Table Row Definition | 5 |
| { RDT } | Table Row Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

### Άλλα query/response segments

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει query/response segments που δεν μεταφερθεί όπως ήταν, από τις προηγούμενες εκδόσεις στην v 2.4. ο αναγνώστης συνίσταται να ανατρέξει στην ενότητα 1.8.4 για τα segments που χρησιμοποιούνται τόσο από τα προτεινόμενα queries στην παρούσα έκδοση, αλλά και στις προηγούμενες. hiddentext

#### EQL - embedded query language segment

Το EQL segment χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα queries που δομούνται από δηλώσεις με βάση μια συγκεκριμένη γλώσσα επιλογής (π.χ., SQL).

HL7 Attribute Table – EQL – Embedded Query Language

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | O |  |  | 00696 | Query Tag |
| 2 | 1 | ID | R |  | 0106 | 00697 | Query/Response Format Code |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00709 | EQL Query Name |
| 4 | 4096 | ST | R |  |  | 00710 | EQL Query Statement |

#### ERQ - event replay query segment

Το ERQ segment χρησιμοποιείται στη δήλωση queries όπου η επιθυμητή απόκριση έχει τη μορφή ένος event replay response message. Αυτό διευκολύνει την εφαρμογή του query στο να μπορεί να ζητήσει λεπτομέρειες για τα δεδομένα του event από μια άλλη εφαρμογή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται πλέον να αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες για ένα event την στιγμη που αυτό συμβαίνει.

HL7 Attribute Table – ERQ – Event replay query

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | O |  |  | 00696 | Query Tag |
| 2 | 250 | CE | R |  |  | 00706 | Event Identifier |
| 3 | 256 | QIP | O | Y |  | 00705 | Input Parameter List |

#### QRD - original-style query definition segment

Το QRD segment χρησιμοποιείται για να όρισει ένα query.

HL7 Attribute Table – QRD - Original-Style Query Definition

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | TS | R |  |  | 00025 | Query Date/Time |
| 2 | 1 | ID | R |  | 0106 | 00026 | Query Format Code |
| 3 | 1 | ID | R |  | 0091 | 00027 | Query Priority |
| 4 | 10 | ST | R |  |  | 00028 | Query ID |
| 5 | 1 | ID | O |  | 0107 | 00029 | Deferred Response Type |
| 6 | 26 | TS | O |  |  | 00030 | Deferred Response Date/Time |
| 7 | 10 | CQ | R |  | 0126 | 00031 | Quantity Limited Request |
| 8 | 250 | XCN | R | Y |  | 00032 | Who Subject Filter |
| 9 | 250 | CE | R | Y | 0048 | 00033 | What Subject Filter |
| 10 | 250 | CE | R | Y |  | 00034 | What Department Data Code |
| 11 | 20 | CM | O | Y |  | 00035 | What Data Code Value Qual. |
| 12 | 1 | ID | O |  | 0108 | 00036 | Query Results Level |

#### QRF - original style query filter segment

Το QRF segment χρησιμοποιείται μαζί με το QRD segment για τον περαιτέρω προσδιορισμό του περιεχομένου ένος κλασικού query.

HL7 Attribute Table – QRF – Original style query filter

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ST | R | Y |  | 00037 | Where Subject Filter |
| 2 | 26 | TS | B |  |  | 00038 | When Data Start Date/Time |
| 3 | 26 | TS | B |  |  | 00039 | When Data End Date/Time |
| 4 | 60 | ST | O | Y |  | 00040 | What User Qualifier |
| 5 | 60 | ST | O | Y |  | 00041 | Other QRY Subject Filter |
| 6 | 12 | ID | O | Y | 0156 | 00042 | Which Date/Time Qualifier |
| 7 | 12 | ID | O | Y | 0157 | 00043 | Which Date/Time Status Qualifier |
| 8 | 12 | ID | O | Y | 0158 | 00044 | Date/Time Selection Qualifier |
| 9 | 60 | TQ | O |  |  | 00694 | When Quantity/Timing Qualifier |
| 10 | 10 | NM | O |  |  | 01442 | Search Confidence Threshold |

#### SPR - stored procedure request definition segment

Το SPR segment χρησιμοποιείται στην σύνταξη queries που κατασκευάζονται με βάση αποθηκευμένες αιτήσεις για διαδικασίες.

HL7 Attribute Table – SPR – Stored Procedure Request Definition

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | O |  |  | 00696 | Query Tag |
| 2 | 1 | ID | R |  | 0106 | 00697 | Query/Response Format Code |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00704 | Stored Procedure Name |
| 4 | 256 | QIP | O | Y |  | 00705 | Input Parameter List |

#### URD - results/update definition segment

Το URD segment χρησιμοποιείται για την αποστολή unsolicited (που δεν έχουν ζητηθεί) updates που αφορούν παραγγελίες και αποτελέσματα. Ο σκοπός του είναι παρόμοιος με αυτόν του QRD segment, αλλά από τη σκοπιά των αποτελεσμάτων και του unsolicited update point.

HL7 Attribute Table – URD – Results/update Definition

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | TS | O |  |  | 00045 | R/U Date/Time |
| 2 | 1 | ID | O |  | 0109 | 00046 | Report Priority |
| 3 | 250 | XCN | R | Y |  | 00047 | R/U Who Subject Definition |
| 4 | 250 | CE | O | Y | 0048 | 00048 | R/U What Subject Definition |
| 5 | 250 | CE | O | Y |  | 00049 | R/U What Department Code |
| 6 | 20 | ST | O | Y |  | 00050 | R/U Display/Print Locations |
| 7 | 1 | ID | O |  | 0108 | 00051 | R/U Results Level |

#### URS - unsolicited selection segment

Το URS segment είναι πανομοιότυπο με το QRF segment, εκτός από το ότι όποιο όνομα πεδίου περιέχει Query (από QRY), αυτή η λέξη αντικαθίσταται από το Αποτελέσματα (Results). Βλέπε URS-5-R/U other results subject definition.

HL7 Attribute Table – URS – Unsolicited Selection

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ST | R | Y |  | 00052 | R/U Where Subject Definition |
| 2 | 26 | TS | O |  |  | 00053 | R/U When Data Start Date/Time |
| 3 | 26 | TS | O |  |  | 00054 | R/U When Data End Date/Time |
| 4 | 20 | ST | O | Y |  | 00055 | R/U What User Qualifier |
| 5 | 20 | ST | O | Y |  | 00056 | R/U Other Results Subject Definition |
| 6 | 12 | ID | O | Y | 0156 | 00057 | R/U Which Date/Time Qualifier |
| 7 | 12 | ID | O | Y | 0157 | 00058 | R/U Which Date/Time Status Qualifier |
| 8 | 12 | ID | O | Y | 0158 | 00059 | R/U Date/Time Selection Qualifier |
| 9 | 60 | TQ | O |  |  | 00695 | R/U Quantity/Timing Qualifier |

#### VTQ - Virtual table query request segment

Το VTQ segment χρησιμοποιείτα στον ορισμό queries που έχουν αποκρίσεις της μορφής Tabular Data Message (TBR).  Το VTQ query μήνυμα είναι μια εναλλακτική μέθοδος για το EQQ  query μήνυμα, που πολλά συστήματα το βρίσκουν πιο εύκολο στην υλοποίηση του. Αυτό συμβαίνει λόγω της χρήσης των οριοθετών (delimiters) του  HL7 που ξεχωρίζουν τα components και της περιορισμένης επιλογής κριτηρίων. Τα queries που σχετίζονται με σύνθετα κριτήρια επιλογής μπορεί να χρειάζεται να μορφοποιηθούν σε EQL segment.

HL7 Attribute Table – VTQ – Virtual Table Query Request

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | ST | O |  |  | 00696 | Query Tag |
| 2 | 1 | ID | R |  | 0106 | 00697 | Query/ Response Format Code |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00698 | VT Query Name |
| 4 | 250 | CE | R |  |  | 00699 | Virtual Table Name |
| 5 | 256 | QSC | O | Y |  | 00700 | Selection Criteria |

## Chapter 6: Financial Management (Οικονομική Διαχείρηση)

### Σκοπός

Το κεφάλαιο του Finance περιγράφει τις οικονομικές συναλλαγές του ασθενή. Ενδέχεται στο μέλλον να προστεθούν κι άλλες περιπτώσεις. Οι Οικονομικές συνδιαλλαγές μπορούν να σταλθούν μεταξύ εφαρμογών, είτε κατά ομάδες (σε batches) είτε με online σύνδεση. Όπως έχει οριστεί στο Κεφάλαιο 2 όταν χρησιμοποιούμε τους Κανόνες Κωδικοποίησης του HL7 (HL7 Encoding Rules), για τα batch segments, οι πολλαπλές συναλλαγές πρέπει να ομαδοποιούνται και να στέλνονται μέσω όλων των προγραμμάτων μεταφοράς.

Το κεφάλαιο αυτό ορίζει τις συνόδους που παίρνουν μέρος στο έβδομο επίπεδο, οι οποίες είναι προφανώς τα ίδια τα μηνύματα.

### Σετ μηνυμάτων του Λογαριασμού του Ασθενή

Το σετ μηνυμάτων του λογαριασμού του ασθενή δίνει την δυνατότητα της εισαγωγής και διαχείρησης των πληροφοριών, που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεώσεις, πληρωμές, διακανονισμούς, ασφάλιση και γενικά οτιδήποτε σχετίζεται με το κόστος νοσηλείας του ασθενή.

Το  Standard περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που ορίζονται από το National Uniform Billing Field Specifications. Έχει αποκλειστεί η state-specific κωδικοποίηση και προτείνεται, όπου απαιτείται, να γίνεται υλοποίηση με site-specific “Z” segments. Πεδία τύπου state-specific μπορεί να περιληφθούν στο Standard σε επόμενες εκδόσεις. Ακόμη, δεν έχει γίνει καμία απόπειρα να οριστούν δεδομένα που παραδοσιακά απαιτούνται στις χρεώσεις για λόγους οικονομικής ευθύνης (“proration”). Αυτό συμβαίνει, γιατί κάτι τέτοιο αφορά μόνο το σύστημα λογαριασμού.

### Trigger Events και Ορισμοί Μηνυμάτων

### BAR/ACK – προσθήκη λογιαριασμού ασθενή (event P01)

Τα δεδομένα στέλνονται από μια εφαρμογή (συνήθως ένα σύστημα Registration ή ADT) στο σύστημα λογαριασμού του ασθενή για την εγκατάσταση του οικονομικού του αρχείου. Πολλά από τα segments που σχετίζονται μ’ αυτό το event είναι προαιρετικά.

Όταν η αρχή και το τέλος, χρονικά, ενός λογαριασμού διαρκεί περισσότερο από οποιαδήποτε επίσκεψη, πρέπει να χρησιμοποιείται το P01 (add account) event για το άνοιγμα ενός λογαριασμού. Το A01 (admit/visit notification) event μπορεί να ειδοποιήσει τα συστήματα για τη δημιουργία ενός λογαριασμού και για την άφιξη ενός ασθενή στο ίδρυμα περίθαλψης. Για την δημιουργία ενός λογαριασμού, χωρίς ενημέρωση των συστημάτων για την άφιξη του ασθενή, χρησιμοποιούμε το P01 trigger event.

Από την Standard Version 2.3 και μετά, το P01 event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν προσθέτουμε ένα λογαριασμό που δεν υπήρχε πρίν. Ποτέ για ανανέωση ενός ήδη υπάρχοντος λογαριασμού. Το νέο P05 (update account) event χρησιμοποιείται ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νέο P06 (end account) event πρέπει να χρησιμοποιείται για το κλείσιμο ενός λογαριασμού. Στο P01 event, το EVN-2 - recorded date/timeπρέπει να περιέχει την ημερομηνία έναρξης.

| BAR^P01^BAR_P01 | Add Billing Account | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| { |  |  |
| [ PV1 ] | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin/Associated Parties | 3 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance - Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance - Add'l Info. - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |
| } |  |  |

| ACK^P01^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

Το error segment σηματοδότει τα πεδία που προκάλεσαν την απόρριψη μιας συνόδου (transaction).

### BAR/ACK – purge patient accounts (event P02)

Γενικά, ο περιορισμός των αρχείων λογαριασμού είναι μια εσωτερική λειτουργία, για παράδειγμα, του οικονομικού συστήματος που διαχειρίζεται το λογαριασμό του ασθενή. Παρολαυτά,  σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η διόρθωση ενός λογαριασμού, ή μιας σειράς λογαριασμών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να απαιτεί την ενημέρωση ενός υπο-συστήματος, για την διαγραφή του λογαριασμού, και την επεξεργασία από το οκονομικό σύστημα του λογαριασμού του ασθενή. Αν και μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαγράψουμε μια σειρά από λογαριασμούς, προτείνεται να στέλνεται ένα PID segment ανά event.

| BAR^P02^BAR_P02 | Purge Billing Account | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| { |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [ PV1 ] | Patient Visit | 3 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| } |  |  |

| ACK^P02^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

Το error segment σηματοδοτεί τα πεδία που προκάλεσαν την απόρριψη μιας συνόδου (transaction).

### DFT/ACK – post detail financial transactions (event P03)

Το Detail Financial Transaction (DFT) μήνυμα χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας οικονομικής διεργασίας που μεταδίδεται μεταξύ των συστημάτων, δηλαδή, στο σύστημα λογαριασμού για τις διάφορες χρεώσεις.

Χρήση των INx και GT1 segments μέσα στο FT1:

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες για την ασφάλεια και/ή τον εγγυητή περιλαμβάνονται σε μια οικονομική διαδικασία και διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία του ασθενή, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα INx και GT1 segments που σχετίζονται με το FT1 segment.  Σ’ αυτή την περίπτωση τα δεδομένα αυτά υπερισχύουν από τα αντίστοιχα στο επίπεδο του ασθενή.

Χρήση του Post Detail Financial Transaction σε σχέση με μια Παραγγελία:

Αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε μια λεπτομερή οικονομική διαδικασία για χρεώσεις βοηθητικών υπηρεσιών (φαγητό, καθάριοτητα, κλπ), οι οποίες στέλνονται σε ένα σύστημα λογαριασμού που καταγράφει και τον αριθμό παραγγελίας του placer. Έτσι, μια υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικής φύσης, αλλά να συνδέεται ταυτόχρονα και με συστήματα που απαιτούν δεδομένα για τις παραγγελίες. Αν το μήνυμα περιέχει πολλαπλές διαδικασίες για την ίδια παραγγελία, οι πληροφορίες τις παραγγελίας εισάγονται στη δομή του Order segment που προηγείται των FT1 segments. Αν ένα μήνυμα περιέχει πολλαπλές διαδικασίες ξεχωριστών παραγγελιών, στον ίδιο λογαριασμό, τότε κάθε δομή του FT1 segment πρέπει να περιέχει τις σχετικές πληροφορίες της παραγγελίας με την αντίστοιχη διαδικασία στην οποία αναφέρονται.

Χρήση των DG1 segments μέσα στο FT1:

Αν σε μια οικονομική διαδικασία περιλαμβάνονται και πληροφορίες διάγνωσης, στην οποία η ασφάλεια και/ή ο εγγυητής διαφέρουν από τα

αντίστοιχα δεδομένα στα στοιχεία του ασθενή, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το DG1 segment μέσα στο FT1 segment. Σ’ αυτή την περίπτωση οι πληροφορίες αυτές, υπερισχύουν των αντίστοιχων στο επίπεδο του ασθενή.

| DFT^P03^DFT_P03 | Detail Financial Transaction | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [ PV1 ] | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ |  |  |
| [ ORC ] | Common Order (global across all FT1s) | 4 |
| [ OBR | Order Detail Segment | 4 |
| [{ NTE }]] | Notes and Comments (on Order Detail) | 2 |
| { |  |  |
| [ OBX | Observations / Result | 7 |
| [{ NTE }]] | Notes and Comments (on Result) | 2 |
| } |  |  |
| }] |  |  |
| { |  |  |
| FT1 | Financial Transaction | 6 |
| [{ PR1 | Procedure | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ |  |  |
| [ ORC ] | Common Order (specific to above FT1) | 4 |
| [ OBR | Order Detail Segment | 4 |
| [{ NTE }]] | Notes and Comments (on Order Detail) | 2 |
| { |  |  |
| [ OBX | Observations / Result | 7 |
| [{ NTE }]] | Notes and Comments (on Result) | 2 |
| } |  |  |
| }] |  |  |
| [{ DG1 }] | Diagnosis (specific to above FT1) | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ GT1 }] | Guarantor (specific to above FT1) | 6 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance (specific to above FT1) | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance - Additional Info. | 6 |
| [{ IN3 }] | Insurance - Add’l Info. - Cert. | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| } |  |  |
| [{ DG1 }] | Diagnosis (global across all FT1s) | 6 |

### QRY/DSR – generate bills and accounts receivable statements (event P04)

Το διαδικασία του QRY/DSR, όπως όριστηκε και στο Κεφάλαιο 5, παρέχει τον μηχανισμό με τον οποίο μπορεί να ζητηθεί ένα αντίγραφο του λογαριασμού από το σύστημα που στέλνει την αίτηση.

| QRY^P04^QRY_P04 | Generate Bills and Accounts Receivable Statements | Chapter |
| --- | --- | --- |
|  | see | 5 |

| DSR^P04^DSR_P04 | Generate Bills and Accounts Receivable Statements | Chapter |
| --- | --- | --- |
|  | see | 5 |

### BAR/ACK – update account (event P05)

Το P05 event στέλνεται όταν έχουμε ανανέωση ενός λογαριασμού.  is sent when an existing account is being updated. Μαζί με το P10 (transmit ambulatory payment classification [APC] groups) στην Version 2.4, το P05 (update account) χρησιμοποιείται για την αποστολή κωδικοποιημένων πληροφοριών για εσωτερικούς ασθενείς και το P10 (transmit ambulatory payment classification [APC] groups) μόνο του, για την αποστολή κωδικοποιημένων πληροφοριών για εξωτερικούς ασθενείς.

| BAR^P05^BAR_P05 | Update Billing Account | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| { |  |  |
| [ PV1 ] | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| [{ DB1 }] | Disability Information | 3 |
| [{ OBX }] | Observation/Result | 7 |
| [{ AL1 }] | Allergy Information | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis | 6 |
| [ DRG ] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{ PR1 | Procedures | 6 |
| [{ ROL }] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [{ GT1 }] | Guarantor | 6 |
| [{ NK1 }] | Next of Kin/Associated Parties | 3 |
| [{ |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [ IN2 ] | Insurance - Additional Info. | 6 |
| [{IN3}] | Insurance - Add'l Info. - Cert. | 6 |
| [{ROL}] | Role | 12 |
| }] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [ UB1 ] | Universal Bill Information | 6 |
| [ UB2 ] | Universal Bill 92 Information | 6 |
| [ ABS ] | Abstract | 6 |
| [{ BLC }] | Blood Code | 6 |
| [ RMI ] | Risk Management Incident | 6 |
| } |  |  |

| ACK^P05^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

Το error segment σηματοδοτεί τα πεδία που προκάλεσαν την απόρριψη μιας συνόδου (transaction).

### BAR/ACK – end account (event P06)

Το P06 event δείχνει το τέλος (όχι το κλείσιμο) ενός λογαριασμού, πράγμα που σημαίνει πως δεν μπορούν να καταλογιστούν νέες χρεώσεις σ’ αυτό το λογαριασμό. Αυτή η ενδειξη δεν σημαίνει ότι ο λογαριασμός έχει πληρωθεί εξολοκλήρου.  Το EVN-2 - recorded date/time πρέπει να περιέχει την ημερομηνία τέλους του λογαριασμού.

| BAR^P06^BAR_P06 | End Billing Account | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| { |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ PV1 ] | Patient Visit | 3 |
| } |  |  |

| ACK^P06^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

Το error segment σηματοδοτεί τα πεδία που προκάλεσαν την απόρριψη μιας συνόδου (transaction).

### BAR/ACK – transmit ambulatory payment classification (APC) groups (event P10)

Το P10 event χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση του Ambulatory Payment Classification (APC). Η ομαδοποίηση μπορεί να είναι θεωρητική ή να γίνει στήν πράξη σύμφωνα με το Health Care Financing Administration (HCFA) για την επιστροφή χρημάτων στον ασθενή. Τα PID και PV1 segments περιλαμβάνονται για λόγους ταυτοποίησης και μόνο. Όταν αλλάζουν άλλα σημαντικά πεδία, συνίσταται να χρησιμοποιείται βοηθητικά το A08 (update patient information) event.

| BAR^P10^BAR_P10 | Transmit Ambulatory Payment Classification (APC) groups | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [{ DG1 }] | Diagnosis | 6 |
| GP1 | Grouping/Reimbursement - Visit | 6 |
| [{ |  |  |
| PR1 | Procedures | 6 |
| [ GP2 ] | Grouping/reimbursement - Procedure | 6 |
| }] |  |  |

| ACK^P10^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

Το error segment σηματοδοτεί τα πεδία που προκάλεσαν την απόρριψη μιας συνόδου (transaction).

### Message Segments

### FT1 – financial transaction segment

Το FT1 segment περιέχει τα απαραίτητα δεδομένα για να σταλθούν χρεώσεις, πληρωμές, διακανονισμοί, κλπ στα αρχεία του λογαριασμού του ασθενή.

HL7 Attribute Table - FT1 – Financial Transaction

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00355 | Set ID - FT1 |
| 2 | 12 | ST | O |  |  | 00356 | Transaction ID |
| 3 | 10 | ST | O |  |  | 00357 | Transaction Batch ID |
| 4 | 26 | TS | R |  |  | 00358 | Transaction Date |
| 5 | 26 | TS | O |  |  | 00359 | Transaction Posting Date |
| 6 | 8 | IS | R |  | 0017 | 00360 | Transaction Type |
| 7 | 250 | CE | R |  | 0132 | 00361 | Transaction Code |
| 8 | 40 | ST | B |  |  | 00362 | Transaction Description |
| 9 | 40 | ST | B |  |  | 00363 | Transaction Description - Alt |
| 10 | 6 | NM | O |  |  | 00364 | Transaction Quantity |
| 11 | 12 | CP | O |  |  | 00365 | Transaction Amount - Extended |
| 12 | 12 | CP | O |  |  | 00366 | Transaction Amount - Unit |
| 13 | 250 | CE | O |  | 0049 | 00367 | Department Code |
| 14 | 250 | CE | O |  | 0072 | 00368 | Insurance Plan ID |
| 15 | 12 | CP | O |  |  | 00369 | Insurance Amount |
| 16 | 80 | PL | O |  |  | 00133 | Assigned Patient Location |
| 17 | 1 | IS | O |  | 0024 | 00370 | Fee Schedule |
| 18 | 2 | IS | O |  | 0018 | 00148 | Patient Type |
| 19 | 250 | CE | O | Y | 0051 | 00371 | Diagnosis Code - FT1 |
| 20 | 250 | XCN | O | Y | 0084 | 00372 | Performed By Code |
| 21 | 250 | XCN | O | Y |  | 00373 | Ordered By Code |
| 22 | 12 | CP | O |  |  | 00374 | Unit Cost |
| 23 | 22 | EI | O |  |  | 00217 | Filler Order Number |
| 24 | 250 | XCN | O | Y |  | 00765 | Entered By Code |
| 25 | 250 | CE | O |  | 0088 | 00393 | Procedure Code |
| 26 | 250 | CE | O | Y | 0340 | 01316 | Procedure Code Modifier |

### DG1 – diagnosis segment

Το DG1 segment περιέχει τις πληροφορίες ,διαφόρων τύπων (π.χ., εισαγωγής, κλπ), για την διάγνωση του ασθενή.  Το DG1 segment χρησιμοποιείται για την αποστολή πολλαπλών διαγνώσεων (π.χ., για κωδικοποίηση ιατρικών αρχείων). Επίσης, βρίσκει εφαρμογή όταν οι πληροφορίες που παρέχει το FT1-19 - diagnosis code δεν είναι επαρκείς για το σύστημα λογαριασμού. Η κωδικοποίηση διάγνωσης που αναφέρουμε εδώ διαφέρει από το clinical problem segment που χρησιμοποιείται από τους νοσηλευτές used by caregivers to manage the patient (βλ. Κεφάλαιο 12, Patient Care).

HL7 Attribute Table - DG1 - Diagnosis

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00375 | Set ID - DG1 |
| 2 | 2 | ID | (B) R |  | 0053 | 00376 | Diagnosis Coding Method |
| 3 | 250 | CE | O |  | 0051 | 00377 | Diagnosis Code - DG1 |
| 4 | 40 | ST | B |  |  | 00378 | Diagnosis Description |
| 5 | 26 | TS | O |  |  | 00379 | Diagnosis Date/Time |
| 6 | 2 | IS | R |  | 0052 | 00380 | Diagnosis Type |
| 7 | 250 | CE | B |  | 0118 | 00381 | Major Diagnostic Category |
| 8 | 250 | CE | B |  | 0055 | 00382 | Diagnostic Related Group |
| 9 | 1 | ID | B |  | 0136 | 00383 | DRG Approval Indicator |
| 10 | 2 | IS | B |  | 0056 | 00384 | DRG Grouper Review Code |
| 11 | 250 | CE | B |  | 0083 | 00385 | Outlier Type |
| 12 | 3 | NM | B |  |  | 00386 | Outlier Days |
| 13 | 12 | CP | B |  |  | 00387 | Outlier Cost |
| 14 | 4 | ST | B |  |  | 00388 | Grouper Version And Type |
| 15 | 2 | ID | O |  | 0359 | 00389 | Diagnosis Priority |
| 16 | 250 | XCN | O | Y |  | 00390 | Diagnosing Clinician |
| 17 | 3 | IS | O |  | 0228 | 00766 | Diagnosis Classification |
| 18 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00767 | Confidential Indicator |
| 19 | 26 | TS | O |  |  | 00768 | Attestation Date/Time |

### DRG – diagnosis related group segment

Το DRG segment περιέχει πληροφορίες σχετικές με την ομαδοποίηση διαγνώσεων διαφόρων τύπων. Το DRG segment χρησιμοποιείται για την αποστολή DRG πληροφορίων, π.χ., για κωδικοποίηση ιατρικών αρχείων και αρχείων λογαριασμού.

HL7 Attribute Table – DRG – Diagnosis Related Group

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | O |  | 0055 | 00382 | Diagnostic Related Group |
| 2 | 26 | TS | O |  |  | 00769 | DRG Assigned Date/Time |
| 3 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00383 | DRG Approval Indicator |
| 4 | 2 | IS | O |  | 0056 | 00384 | DRG Grouper Review Code |
| 5 | 250 | CE | O |  | 0083 | 00385 | Outlier Type |
| 6 | 3 | NM | O |  |  | 00386 | Outlier Days |
| 7 | 12 | CP | O |  |  | 00387 | Outlier Cost |
| 8 | 1 | IS | O |  | 0229 | 00770 | DRG Payor |
| 9 | 9 | CP | O |  |  | 00771 | Outlier Reimbursement |
| 10 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00767 | Confidential Indicator |
| 11 | 21 | IS | O |  | 0415 | 01500 | DRG Transfer Type |

### PR1 – procedures segment

Το PR1 segment περιέχει πληροφορίες διαφόρων τύπων, για διαδικασίες που ενδέχεται να συμμετέχει ένας ασθενής. Το PR1 segment μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή πληροφοριών που έχουν να κάνουν με διαδικασίες, όπως: Χειρουργική, Πυρηνική Ιατρική, Ακτίνες-Χ, κλπ.

HL7 Attribute Table - PR1 - Procedures

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00391 | Set ID - PR1 |
| 2 | 3 | IS | (B) R |  | 0089 | 00392 | Procedure Coding Method |
| 3 | 250 | CE | R |  | 0088 | 00393 | Procedure Code |
| 4 | 40 | ST | B |  |  | 00394 | Procedure Description |
| 5 | 26 | TS | R |  |  | 00395 | Procedure Date/Time |
| 6 | 2 | IS | O |  | 0230 | 00396 | Procedure Functional Type |
| 7 | 4 | NM | O |  |  | 00397 | Procedure Minutes |
| 8 | 250 | XCN | B | Y | 0010 | 00398 | Anesthesiologist |
| 9 | 2 | IS | O |  | 0019 | 00399 | Anesthesia Code |
| 10 | 4 | NM | O |  |  | 00400 | Anesthesia Minutes |
| 11 | 250 | XCN | B | Y | 0010 | 00401 | Surgeon |
| 12 | 250 | XCN | B | Y | 0010 | 00402 | Procedure Practitioner |
| 13 | 250 | CE | O |  | 0059 | 00403 | Consent Code |
| 14 | 2 | ID | O |  | 0418 | 00404 | Procedure Priority |
| 15 | 250 | CE | O |  | 0051 | 00772 | Associated Diagnosis Code |
| 16 | 250 | CE | O | Y | 0340 | 01316 | Procedure Code Modifier |
| 17 | 20 | IS | O |  | 0416 | 01501 | Procedure DRG Type |
| 18 | 250 | CE | O | Y | 0417 | 01502 | Tissue Type Code |

### GT1 – guarantor segment

Το GT1 segment περιέχει τις πληροφορίες για τον εγγυητή (π.χ., το πρόσωπο ή τον οργανισμό που έχει την ευθύνη για για την πληρωμή του λογαριασμού ενός ασθενή) ενός ασθενή και για τις εφαρμογές της ασφάλισης του λογαριασμού.

HL7 Attribute Table - GT1 - Guarantor

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00405 | Set ID - GT1 |
| 2 | 250 | CX | O | Y |  | 00406 | Guarantor Number |
| 3 | 250 | XPN | R | Y |  | 00407 | Guarantor Name |
| 4 | 250 | XPN | O | Y |  | 00408 | Guarantor Spouse Name |
| 5 | 250 | XAD | O | Y |  | 00409 | Guarantor Address |
| 6 | 250 | XTN | O | Y |  | 00410 | Guarantor Ph Num - Home |
| 7 | 250 | XTN | O | Y |  | 00411 | Guarantor Ph Num - Business |
| 8 | 26 | TS | O |  |  | 00412 | Guarantor Date/Time Of Birth |
| 9 | 1 | IS | O |  | 0001 | 00413 | Guarantor Administrative Sex |
| 10 | 2 | IS | O |  | 0068 | 00414 | Guarantor Type |
| 11 | 250 | CE | O |  | 0063 | 00415 | Guarantor Relationship |
| 12 | 11 | ST | O |  |  | 00416 | Guarantor SSN |
| 13 | 8 | DT | O |  |  | 00417 | Guarantor Date - Begin |
| 14 | 8 | DT | O |  |  | 00418 | Guarantor Date - End |
| 15 | 2 | NM | O |  |  | 00419 | Guarantor Priority |
| 16 | 250 | XPN | O | Y |  | 00420 | Guarantor Employer Name |
| 17 | 250 | XAD | O | Y |  | 00421 | Guarantor Employer Address |
| 18 | 250 | XTN | O | Y |  | 00422 | Guarantor Employer Phone Number |
| 19 | 250 | CX | O | Y |  | 00423 | Guarantor Employee ID Number |
| 20 | 2 | IS | O |  | 0066 | 00424 | Guarantor Employment Status |
| 21 | 250 | XON | O | Y |  | 00425 | Guarantor Organization Name |
| 22 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00773 | Guarantor Billing Hold Flag |
| 23 | 250 | CE | O |  | 0341 | 00774 | Guarantor Credit Rating Code |
| 24 | 26 | TS | O |  |  | 00775 | Guarantor Death Date And Time |
| 25 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00776 | Guarantor Death Flag |
| 26 | 250 | CE | O |  | 0218 | 00777 | Guarantor Charge Adjustment Code |
| 27 | 10 | CP | O |  |  | 00778 | Guarantor Household Annual Income |
| 28 | 3 | NM | O |  |  | 00779 | Guarantor Household Size |
| 29 | 250 | CX | O | Y |  | 00780 | Guarantor Employer ID Number |
| 30 | 250 | CE | O |  | 0002 | 00781 | Guarantor Marital Status Code |
| 31 | 8 | DT | O |  |  | 00782 | Guarantor Hire Effective Date |
| 32 | 8 | DT | O |  |  | 00783 | Employment Stop Date |
| 33 | 2 | IS | O |  | 0223 | 00755 | Living Dependency |
| 34 | 2 | IS | O | Y | 0009 | 00145 | Ambulatory Status |
| 35 | 250 | CE | O | Y | 0171 | 00129 | Citizenship |
| 36 | 250 | CE | O |  | 0296 | 00118 | Primary Language |
| 37 | 2 | IS | O |  | 0220 | 00742 | Living Arrangement |
| 38 | 250 | CE | O |  | 0215 | 00743 | Publicity Code |
| 39 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00744 | Protection Indicator |
| 40 | 2 | IS | O |  | 0231 | 00745 | Student Indicator |
| 41 | 250 | CE | O |  | 0006 | 00120 | Religion |
| 42 | 250 | XPN | O | Y |  | 00109 | Mother’s Maiden Name |
| 43 | 250 | CE | O |  | 0212 | 00739 | Nationality |
| 44 | 250 | CE | O | Y | 0189 | 00125 | Ethnic Group |
| 45 | 250 | XPN | O | Y |  | 00748 | Contact Person’s Name |
| 46 | 250 | XTN | O | Y |  | 00749 | Contact Person’s Telephone Number |
| 47 | 250 | CE | O |  | 0222 | 00747 | Contact Reason |
| 48 | 2 | IS | O |  | 0063 | 00784 | Contact Relationship |
| 49 | 20 | ST | O |  |  | 00785 | Job Title |
| 50 | 20 | JCC | O |  | 0327/ 0328 | 00786 | Job Code/Class |
| 51 | 250 | XON | O | Y |  | 01299 | Guarantor Employer’s Organization Name |
| 52 | 2 | IS | O |  | 0295 | 00753 | Handicap |
| 53 | 2 | IS | O |  | 0311 | 00752 | Job Status |
| 54 | 50 | FC | O |  | 0064 | 01231 | Guarantor Financial Class |
| 55 | 250 | CE | O | Y | 0005 | 01291 | Guarantor Race |

### IN1 – insurance segment

Το IN1 segment περιέχει τις πληροφορίες για την πολιτική που ακολουθείται σχετικά με την κάλυψη των εξόδων από την ασφάλεια του ασθενή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να γίνει ένας προϋπολογισμός του λογαριασμού του ασθενή και της ασφάλειάς του.

HL7 Attribute Table - IN1 - Insurance

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00426 | Set ID - IN1 |
| 2 | 250 | CE | R |  | 0072 | 00368 | Insurance Plan ID |
| 3 | 250 | CX | R | Y |  | 00428 | Insurance Company ID |
| 4 | 250 | XON | O | Y |  | 00429 | Insurance Company Name |
| 5 | 250 | XAD | O | Y |  | 00430 | Insurance Company Address |
| 6 | 250 | XPN | O | Y |  | 00431 | Insurance Co Contact Person |
| 7 | 250 | XTN | O | Y |  | 00432 | Insurance Co Phone Number |
| 8 | 12 | ST | O |  |  | 00433 | Group Number |
| 9 | 250 | XON | O | Y |  | 00434 | Group Name |
| 10 | 250 | CX | O | Y |  | 00435 | Insured’s Group Emp ID |
| 11 | 250 | XON | O | Y |  | 00436 | Insured’s Group Emp Name |
| 12 | 8 | DT | O |  |  | 00437 | Plan Effective Date |
| 13 | 8 | DT | O |  |  | 00438 | Plan Expiration Date |
| 14 | 250 | CM | O |  |  | 00439 | Authorization Information |
| 15 | 3 | IS | O |  | 0086 | 00440 | Plan Type |
| 16 | 250 | XPN | O | Y |  | 00441 | Name Of Insured |
| 17 | 250 | CE | O |  | 0063 | 00442 | Insured’s Relationship To Patient |
| 18 | 26 | TS | O |  |  | 00443 | Insured’s Date Of Birth |
| 19 | 250 | XAD | O | Y |  | 00444 | Insured’s Address |
| 20 | 2 | IS | O |  | 0135 | 00445 | Assignment Of Benefits |
| 21 | 2 | IS | O |  | 0173 | 00446 | Coordination Of Benefits |
| 22 | 2 | ST | O |  |  | 00447 | Coord Of Ben. Priority |
| 23 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00448 | Notice Of Admission Flag |
| 24 | 8 | DT | O |  |  | 00449 | Notice Of Admission Date |
| 25 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00450 | Report Of Eligibility Flag |
| 26 | 8 | DT | O |  |  | 00451 | Report Of Eligibility Date |
| 27 | 2 | IS | O |  | 0093 | 00452 | Release Information Code |
| 28 | 15 | ST | O |  |  | 00453 | Pre-Admit Cert (PAC) |
| 29 | 26 | TS | O |  |  | 00454 | Verification Date/Time |
| 30 | 250 | XCN | O | Y |  | 00455 | Verification By |
| 31 | 2 | IS | O |  | 0098 | 00456 | Type Of Agreement Code |
| 32 | 2 | IS | O |  | 0022 | 00457 | Billing Status |
| 33 | 4 | NM | O |  |  | 00458 | Lifetime Reserve Days |
| 34 | 4 | NM | O |  |  | 00459 | Delay Before L.R. Day |
| 35 | 8 | IS | O |  | 0042 | 00460 | Company Plan Code |
| 36 | 15 | ST | O |  |  | 00461 | Policy Number |
| 37 | 12 | CP | O |  |  | 00462 | Policy Deductible |
| 38 | 12 | CP | B |  |  | 00463 | Policy Limit - Amount |
| 39 | 4 | NM | O |  |  | 00464 | Policy Limit - Days |
| 40 | 12 | CP | B |  |  | 00465 | Room Rate - Semi-Private |
| 41 | 12 | CP | B |  |  | 00466 | Room Rate - Private |
| 42 | 250 | CE | O |  | 0066 | 00467 | Insured’s Employment Status |
| 43 | 1 | IS | O |  | 0001 | 00468 | Insured’s Administrative Sex |
| 44 | 250 | XAD | O | Y |  | 00469 | Insured’s Employer’s Address |
| 45 | 2 | ST | O |  |  | 00470 | Verification Status |
| 46 | 8 | IS | O |  | 0072 | 00471 | Prior Insurance Plan ID |
| 47 | 3 | IS | O |  | 0309 | 01227 | Coverage Type |
| 48 | 2 | IS | O |  | 0295 | 00753 | Handicap |
| 49 | 250 | CX | O | Y |  | 01230 | Insured’s ID Number |

### IN2 – insurance additional information segment

Το IN2 segment περιέχει πρόσθετες πληροφορίες για την κάλυψη των εξόδων του ασθενή από την ασφάλεια του και τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή ή την επιστροφή χρημάτων.

HL7 Attribute Table - IN2 – Insurance Additional Information

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CX | O | Y |  | 00472 | Insured’s Employee ID |
| 2 | 11 | ST | O |  |  | 00473 | Insured’s Social Security Number |
| 3 | 250 | XCN | O | Y |  | 00474 | Insured’s Employer’s Name and ID |
| 4 | 1 | IS | O |  | 0139 | 00475 | Employer Information Data |
| 5 | 1 | IS | O | Y | 0137 | 00476 | Mail Claim Party |
| 6 | 15 | ST | O |  |  | 00477 | Medicare Health Ins Card Number |
| 7 | 250 | XPN | O | Y |  | 00478 | Medicaid Case Name |
| 8 | 15 | ST | O |  |  | 00479 | Medicaid Case Number |
| 9 | 250 | XPN | O | Y |  | 00480 | Military Sponsor Name |
| 10 | 20 | ST | O |  |  | 00481 | Military ID Number |
| 11 | 250 | CE | O |  | 0342 | 00482 | Dependent Of Military Recipient |
| 12 | 25 | ST | O |  |  | 00483 | Military Organization |
| 13 | 25 | ST | O |  |  | 00484 | Military Station |
| 14 | 14 | IS | O |  | 0140 | 00485 | Military Service |
| 15 | 2 | IS | O |  | 0141 | 00486 | Military Rank/Grade |
| 16 | 3 | IS | O |  | 0142 | 00487 | Military Status |
| 17 | 8 | DT | O |  |  | 00488 | Military Retire Date |
| 18 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00489 | Military Non-Avail Cert On File |
| 19 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00490 | Baby Coverage |
| 20 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00491 | Combine Baby Bill |
| 21 | 1 | ST | O |  |  | 00492 | Blood Deductible |
| 22 | 250 | XPN | O | Y |  | 00493 | Special Coverage Approval Name |
| 23 | 30 | ST | O |  |  | 00494 | Special Coverage Approval Title |
| 24 | 8 | IS | O | Y | 0143 | 00495 | Non-Covered Insurance Code |
| 25 | 250 | CX | O | Y |  | 00496 | Payor ID |
| 26 | 250 | CX | O | Y |  | 00497 | Payor Subscriber ID |
| 27 | 1 | IS | O |  | 0144 | 00498 | Eligibility Source |
| 28 | 250 | CM | O | Y | 0145/ 0146 | 00499 | Room Coverage Type/Amount |
| 29 | 250 | CM | O | Y | 0147/ 0193 | 00500 | Policy Type/Amount |
| 30 | 250 | CM | O |  |  | 00501 | Daily Deductible |
| 31 | 2 | IS | O |  | 0223 | 00755 | Living Dependency |
| 32 | 2 | IS | O | Y | 0009 | 00145 | Ambulatory Status |
| 33 | 250 | CE | O | Y | 0171 | 00129 | Citizenship |
| 34 | 250 | CE | O |  | 0296 | 00118 | Primary Language |
| 35 | 2 | IS | O |  | 0220 | 00742 | Living Arrangement |
| 36 | 250 | CE | O |  | 0215 | 00743 | Publicity Code |
| 37 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00744 | Protection Indicator |
| 38 | 2 | IS | O |  | 0231 | 00745 | Student Indicator |
| 39 | 250 | CE | O |  | 0006 | 00120 | Religion |
| 40 | 250 | XPN | O | Y |  | 00109 | Mother’s Maiden Name |
| 41 | 250 | CE | O |  | 0212 | 00739 | Nationality |
| 42 | 250 | CE | O | Y | 0189 | 00125 | Ethnic Group |
| 43 | 250 | CE | O | Y | 0002 | 00119 | Marital Status |
| 44 | 8 | DT | O |  |  | 00787 | Insured’s Employment Start Date |
| 45 | 8 | DT | O |  |  | 00783 | Employment Stop Date |
| 46 | 20 | ST | O |  |  | 00785 | Job Title |
| 47 | 20 | JCC | O |  | 0327/ 0328 | 00786 | Job Code/Class |
| 48 | 2 | IS | O |  | 0311 | 00752 | Job Status |
| 49 | 250 | XPN | O | Y |  | 00789 | Employer Contact Person Name |
| 50 | 250 | XTN | O | Y |  | 00790 | Employer Contact Person Phone Number |
| 51 | 2 | IS | O |  | 0222 | 00791 | Employer Contact Reason |
| 52 | 250 | XPN | O | Y |  | 00792 | Insured’s Contact Person’s Name |
| 53 | 250 | XTN | O | Y |  | 00793 | Insured’s Contact Person Phone Number |
| 54 | 2 | IS | O | Y | 0222 | 00794 | Insured’s Contact Person Reason |
| 55 | 8 | DT | O |  |  | 00795 | Relationship To The Patient Start Date |
| 56 | 8 | DT | O | Y |  | 00796 | Relationship To The Patient Stop Date |
| 57 | 2 | IS | O |  | 0232 | 00797 | Insurance Co. Contact Reason |
| 58 | 250 | XTN | O |  |  | 00798 | Insurance Co Contact Phone Number |
| 59 | 2 | IS | O |  | 0312 | 00799 | Policy Scope |
| 60 | 2 | IS | O |  | 0313 | 00800 | Policy Source |
| 61 | 250 | CX | O |  |  | 00801 | Patient Member Number |
| 62 | 250 | CE | O |  | 0063 | 00802 | Guarantor’s Relationship To Insured |
| 63 | 250 | XTN | O | Y |  | 00803 | Insured’s Phone Number - Home |
| 64 | 250 | XTN | O | Y |  | 00804 | Insured’s Employer Phone Number |
| 65 | 250 | CE | O |  | 0343 | 00805 | Military Handicapped Program |
| 66 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00806 | Suspend Flag |
| 67 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00807 | Copay Limit Flag |
| 68 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00808 | Stoploss Limit Flag |
| 69 | 250 | XON | O | Y |  | 00809 | Insured Organization Name And ID |
| 70 | 250 | XON | O | Y |  | 00810 | Insured Employer Organization Name And ID |
| 71 | 250 | CE | O | Y | 0005 | 00113 | Race |
| 72 | 250 | CE | O |  | 0344 | 00811 | HCFA Patient’s Relationship to Insured |

### IN3 – insurance additional information, certification segment

Το IN3 segment περιέχει προσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, που σχετίζονται με την γνωμάτευση που παίρνει κάθε ασθενής, ώστε να έχει την περίθαλψη που χρειάζεται.

HL7 Attribute Table - IN3 – Insurance Additional Information, Certification

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00502 | Set ID - IN3 |
| 2 | 250 | CX | O |  |  | 00503 | Certification Number |
| 3 | 250 | XCN | O | Y |  | 00504 | Certified By |
| 4 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00505 | Certification Required |
| 5 | 10 | CM | O |  | 0148 | 00506 | Penalty |
| 6 | 26 | TS | O |  |  | 00507 | Certification Date/Time |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 00508 | Certification Modify Date/Time |
| 8 | 250 | XCN | O | Y |  | 00509 | Operator |
| 9 | 8 | DT | O |  |  | 00510 | Certification Begin Date |
| 10 | 8 | DT | O |  |  | 00511 | Certification End Date |
| 11 | 3 | CM | O |  | 0149 | 00512 | Days |
| 12 | 250 | CE | O |  | 0233 | 00513 | Non-Concur Code/Description |
| 13 | 26 | TS | O |  |  | 00514 | Non-Concur Effective Date/Time |
| 14 | 250 | XCN | O | Y | 0010 | 00515 | Physician Reviewer |
| 15 | 48 | ST | O |  |  | 00516 | Certification Contact |
| 16 | 250 | XTN | O | Y |  | 00517 | Certification Contact Phone Number |
| 17 | 250 | CE | O |  | 0345 | 00518 | Appeal Reason |
| 18 | 250 | CE | O |  | 0346 | 00519 | Certification Agency |
| 19 | 250 | XTN | O | Y |  | 00520 | Certification Agency Phone Number |
| 20 | 40 | CM | O | Y | 0150/ 0136 | 00521 | Pre-Certification Req/Window |
| 21 | 48 | ST | O |  |  | 00522 | Case Manager |
| 22 | 8 | DT | O |  |  | 00523 | Second Opinion Date |
| 23 | 1 | IS | O |  | 0151 | 00524 | Second Opinion Status |
| 24 | 1 | IS | O | Y | 0152 | 00525 | Second Opinion Documentation Received |
| 25 | 250 | XCN | O | Y | 0010 | 00526 | Second Opinion Physician |

### ACC – accident segment

Το ACC segment περιέχει πληροφορίες, για τον ασθενή, σχετικές με κάποιο ατύχημα που είχε στο παρελθόν.

HL7 Attribute Table – ACC - Accident

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | TS | O |  |  | 00527 | Accident Date/Time |
| 2 | 250 | CE | O |  | 0050 | 00528 | Accident Code |
| 3 | 25 | ST | O |  |  | 00529 | Accident Location |
| 4 | 250 | CE | O |  | 0347 | 00812 | Auto Accident State |
| 5 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00813 | Accident Job Related Indicator |
| 6 | 12 | ID | O |  | 0136 | 00814 | Accident Death Indicator |
| 7 | 250 | XCN | O |  |  | 00224 | Entered By |
| 8 | 25 | ST | O |  |  | 01503 | Accident Description |
| 9 | 80 | ST | O |  |  | 01504 | Brought In By |
| 10 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01505 | Police Notified Indicator |

### UB1 – UB82 data segment

Το UB1 segment περιέχει τα απαραίτητα δεδομένα για την συμπλήρωση των λογαριασμών UB82. Σ’ αυτό το segment περιλαμβάνονται μόνο τα UB82 πεδία που δεν υπάρχουν σε κάποια άλλα ορισμένα HL7 segments. Το Όνομα Ασθενή (Patient Name) και η Ημερομηνία Γέννησης (Date of Birth) είναι απαιτούμενα στο λογαριασμό UB82. Παρολαυτά, πεεπειδή περιλαμβάνονται στο PID segment δεν εμφανίζονται εδώ. Οι UB κωδικοί βρίσκονται σε λίστα με τη μορφή παραδείγματος.

Τα Uniform Billing segments είναι ορισμένα σύμφωνα με συστήματα των US και δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε άλλα συστήματα εκτός αυτών.

HL7 Attribute Table - UB1 – UB82

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00530 | Set ID - UB1 |
| 2 | 1 | NM | B |  |  | 00531 | Blood Deductible (43) |
| 3 | 2 | NM | O |  |  | 00532 | Blood Furnished-Pints Of (40) |
| 4 | 2 | NM | O |  |  | 00533 | Blood Replaced-Pints (41) |
| 5 | 2 | NM | O |  |  | 00534 | Blood Not Replaced-Pints(42) |
| 6 | 2 | NM | O |  |  | 00535 | Co-Insurance Days (25) |
| 7 | 14 | IS | O | Y/5 | 0043 | 00536 | Condition Code (35-39) |
| 8 | 3 | NM | O |  |  | 00537 | Covered Days - (23) |
| 9 | 3 | NM | O |  |  | 00538 | Non Covered Days - (24) |
| 10 | 12 | CM | O | Y/8 | 0153 | 00539 | Value Amount & Code (46-49) |
| 11 | 2 | NM | O |  |  | 00540 | Number Of Grace Days (90) |
| 12 | 250 | CE | O |  | 0348 | 00541 | Special Program Indicator (44) |
| 13 | 250 | CE | O |  | 0349 | 00542 | PSRO/UR Approval Indicator (87) |
| 14 | 8 | DT | O |  |  | 00543 | PSRO/UR Approved Stay-Fm (88) |
| 15 | 8 | DT | O |  |  | 00544 | PSRO/UR Approved Stay-To (89) |
| 16 | 20 | CM | O | Y/5 | 0350 | 00545 | Occurrence (28-32) |
| 17 | 250 | CE | O |  | 0351 | 00546 | Occurrence Span (33) |
| 18 | 8 | DT | O |  |  | 00547 | Occur Span Start Date(33) |
| 19 | 8 | DT | O |  |  | 00548 | Occur Span End Date (33) |
| 20 | 30 | ST | B |  |  | 00549 | UB-82 Locator 2 |
| 21 | 7 | ST | B |  |  | 00550 | UB-82 Locator 9 |
| 22 | 8 | ST | B |  |  | 00551 | UB-82 Locator 27 |
| 23 | 17 | ST | B |  |  | 00552 | UB-82 Locator 45 |

### UB2 – UB92 data segment

Το UB2 segment περιέχει τα απαραίτητα δεδομένα για την συμπλήρωση των λογαριασμών UB92. Μόνο τα UB82 και UB92 πεδία που δεν εμφανίζονται σε άλλα segments, περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Όπως και στο λογαριασμό UB82, τα Patient Name και Date of Birth είναι απαιτούμενα, αλλά δεν εμφανίζονται εδώ, αφού περιλαμβάνονται στο PID segment. Όταν οι θέσεις των πεδίων είναι διαφορετικές στο UB92, σε σχέση με το UB82, το element του πεδίου μπαίνει στην λίστα με την νέα του θέση σε παρένθεση ( ).  Οι UB κωδικοί βρίσκονται σε λίστα με τη μορφή παραδείγματος.

Τα Uniform Billing segments είναι ορισμένα σύμφωνα με συστήματα των US και δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε άλλα συστήματα εκτός αυτών.

HL7 Attribute Table - UB2 – UB92 Data

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00553 | Set ID - UB2 |
| 2 | 3 | ST | O |  |  | 00554 | Co-Insurance Days (9) |
| 3 | 2 | IS | O | Y/7 | 0043 | 00555 | Condition Code (24-30) |
| 4 | 3 | ST | O |  |  | 00556 | Covered Days (7) |
| 5 | 4 | ST | O |  |  | 00557 | Non-Covered Days (8) |
| 6 | 11 | CM | O | Y/12 | 0153 | 00558 | Value Amount & Code |
| 7 | 11 | CM | O | Y/8 | 0350 | 00559 | Occurrence Code & Date (32-35) |
| 8 | 28 | CM | O | Y/2 | 0351 | 00560 | Occurrence Span Code/Dates (36) |
| 9 | 29 | ST | O | Y/2 |  | 00561 | UB92 Locator 2 (State) |
| 10 | 12 | ST | O | Y/2 |  | 00562 | UB92 Locator 11 (State) |
| 11 | 5 | ST | O |  |  | 00563 | UB92 Locator 31 (National) |
| 12 | 23 | ST | O | Y/3 |  | 00564 | Document Control Number |
| 13 | 4 | ST | O | Y/23 |  | 00565 | UB92 Locator 49 (National) |
| 14 | 14 | ST | O | Y/5 |  | 00566 | UB92 Locator 56 (State) |
| 15 | 27 | ST | O |  |  | 00567 | UB92 Locator 57 (National) |
| 16 | 2 | ST | O | Y/2 |  | 00568 | UB92 Locator 78 (State) |
| 17 | 3 | NM | O |  |  | 00815 | Special Visit Count |

### ABS – abstract segment

Αυτό το segment δημιουργήθηκε για την επικοινωνία με “abstract”  δεδομένα του ασθενή, χρήσιμα στους λογαριασμούς και τις προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων. Με τον όρο “abstract” εννοούμε μια συμπυκνωμένη μορφή του ιατρικού ιστορικού για ανάλυση, πλάνο περίθαλψης, κλπ.

HL7 Attribute Table – ABS - Abstract

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | XCN | O |  | 0010 | 01514 | Discharge Care Provider |
| 2 | 250 | CE | O |  | 0069 | 01515 | Transfer Medical Service Code |
| 3 | 250 | CE | O |  | 0421 | 01516 | Severity of Illness Code |
| 4 | 26 | TS | O |  |  | 01517 | Date/Time of Attestation |
| 5 | 250 | XCN | O |  |  | 01518 | Attested By |
| 6 | 250 | CE | O |  | 0422 | 01519 | Triage Code |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 01520 | Abstract Completion Date/Time |
| 8 | 250 | XCN | O |  |  | 01521 | Abstracted By |
| 9 | 250 | CE | O |  | 0423 | 01522 | Case Category Code |
| 10 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01523 | Caesarian Section Indicator |
| 11 | 250 | CE | O |  | 0424 | 01524 | Gestation Category Code |
| 12 | 3 | NM | O |  |  | 01525 | Gestation Period - Weeks |
| 13 | 250 | CE | O |  | 0425 | 01526 | Newborn Code |
| 14 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01527 | Stillborn Indicator |

### BLC – blood code segment

Το BLC segment περιέχει δεδομένα απαραίτητα για την επικοινωνία “abstract” πληροφοριών σχετικά με εξετάσεις αίματος, που φυσικά αφορούν το λογαριασμό ενός ασθενή ή τις προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων. Αυτό το segment επαναλαμβάνεται για την αναφορά των κωδικών αίματος και των σχετικών μονάδων.

HL7 Attribute Table – BLC – Blood Code

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | O |  | 0426 | 01528 | Blood Product Code |
| 2 | 83 | CQ | O |  |  | 01529 | Blood Amount |

### RMI – risk management incident segment

Το RMI segment χρησιμοποιείται για να αναφερθεί ένα γεγονός που συνδέεται με  το patient encounter.

HL7 Attribute Table - RMI - Risk Management Incident

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | O |  | 0427 | 01530 | Risk Management Incident Code |
| 2 | 26 | TS | O |  |  | 01531 | Date/Time Incident |
| 3 | 250 | CE | O |  | 0428 | 01533 | Incident Type Code |

### GP1 – grouping/reimbursement – visit segment

Αυτά τα πεδία χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση και την επιστρόφή των HCFA APCs. Για περισσοτερες πληροφορίες βλέπε “Outpatient Prospective Payment System Final Rule” (“OPPS Final Rule”) από το HCFA.

Το GP1 segment ορίζεται σύμφωνα με συστήματα των US και δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε άλλα συστήματα εκτός αυτών.

HL7 Attribute Table - GP1 - Grouping/Reimbursement - Visit

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | IS | R |  | 0455 | 01599 | Type of Bill Code |
| 2 | 3 | IS | O | Y | 0456 | 01600 | Revenue Code |
| 3 | 1 | IS | O |  | 0457 | 01601 | Overall Claim Disposition Code |
| 4 | 2 | IS | O | Y | 0458 | 01602 | OCE Edits per Visit Code |
| 5 | 12 | CP | O |  |  | 00387 | Outlier Cost |

### GP2 – grouping/reimbursement – procedure line item segment

Αυτό το segment χρησιμοποιείται για τμήματα (items) που συνδέονται με κάθε σειρά τμήματος (line item) HCPC/CPT.

Το GP1 segment ορίζεται σύμφωνα με συστήματα των US και δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε άλλα συστήματα εκτός αυτών.

HL7 Attribute Table - GP2 - Grouping/Reimbursement - Procedure Line Item

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | IS | O |  | 0456 | 01600 | Revenue Code |
| 2 | 7 | NM | O |  |  | 01604 | Number of Service Units |
| 3 | 12 | CP | O |  |  | 01605 | Charge |
| 4 | 1 | IS | O |  | 0459 | 01606 | Reimbursement Action Code |
| 5 | 1 | IS | O |  | 0460 | 01607 | Denial or Rejection Code |
| 6 | 3 | IS | O | Y | 0458 | 01608 | OCE Edit Code |
| 7 | 250 | CE | O |  | 0466 | 01609 | Ambulatory Payment Classification Code |
| 8 | 1 | IS | O | Y | 0467 | 01610 | Modifier Edit Code |
| 9 | 1 | IS | O |  | 0468 | 01611 | Payment Adjustment Code |
| 10 | 1 | IS | O |  | 0469 | 01617 | Packaging Status Code |
| 11 | 12 | CP | O |  |  | 01618 | Expected HCFA Payment Amount |
| 12 | 2 | IS | O |  | 0470 | 01619 | Reimbursement Type Code |
| 13 | 12 | CP | O |  |  | 01620 | Co-Pay Amount |
| 14 | 4 | NM | O |  |  | 01621 | Pay Rate per Service Unit |

### Παραδείγματα

### Δημιουργία ενός αρχείου λογαριασμού ασθενή

MSH|^~\&|PATA|01|PATB|01|19930908135031||BAR^P01|641|

P|2.4|000000000000001|<cr>

EVN|P01|1993090813503||<cr>

PID|1||8064993^^^PATA1^MR^A~6045681^^^PATA1^BN^A~1234

56789ABC^^^US^NI~123456789^^^USSSA^SS||SMITH^PAT^J^^^

||19471007|F||1|1234

FANNIN^^HOUSTON^TX^77030^USA|HAR||||S||6045681<cr>

GT1|001||JOHNSON^SAM^J||8339 MORVEN RD^^BALTIMORE^MD^

21234^US|||||||193-22-1876<cr>

NK1|001|SMITH^WILLIAM|F|522 MAIN ST^^CUMBERLAND^MD

^28765^US|(301)555-2134<cr>

IN1|001|A357|1234|BCMD|||||	132987<cr>

Ένας ασθενής έχει εισαχθεί από το ADT σύστημα (PATA) και στέλνεται μια ειδοποίηση στο σύστημα Λογαριασμού του Ασθενή (PATB). Το όνομα του ασθενή είναι Pat J. Smith, θηλυκού φύλου από τον Καύκασο, γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου, 1947. Τόπος διαμονής 1234 Fannin, Houston, TX.

Ο αριθμός του ιατρικού αρχείου της Ms. Smith είναι 8064993 και ο αριθμός λογαριασμού της είναι 123456789ABC. Ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισής της από το U.S. Social Security Administration, είναι 123456789. Η Ms. Smith έχει δώσει το όνομα και την διεύθυνση του πατέρα της, ως συγγενή. Η Ms. Smith είναι ασφαλισμένη από το πλάνο ID A357 με την ασφαλιστική εταιρία, γνωστή και απ’ τις δύο πλευρές ως BCMD, με ID 1234.

### Αποστολή μιας χρέωσης στο λογαριασμό ενός ασθενή

MSH|^~\&|PATA|01|PATB|01|19930908135031||DFT^P03|641|

P|2.4|000000000000001|<cr>

EVN|P03|1993090813503||<cr>

PID||0008064993^^^ENT^PE|0008064993^^^PAT^MR||0006045

681^^^PATA^AN|SMITH^PAT^J^^^|19471007|F||1|1234

FANNIN^^HOUSTON^TX^77030^USA|HAR||||S||60456

81^^^PATA^AN<cr>

FT1|1|||19950715|19950716|CG|B1238^BIOPSY-

SKIN^SYSTEMA|||1|||ONC|A357||||||P8765^KILDARE^BEN<cr>

Ένας ασθενής έχει εισαχθεί από το ADT σύστημα (PATA) και στέλνεται μια ειδοποίηση στο σύστημα Λογαριασμού του Ασθενή (PATB). Το όνομα του ασθενή είναι Pat J. Smith, θηλυκού φύλου από τον Καύκασο, γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου, 1947. Τόπος διαμονής 1234 Fannin, Houston, TX.

Ο αριθμός ασθενή της Ms. Smith είναι ο 8064993 και ο αριθμός λογαριασμού της είναι 6045681. Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω στέλνει μια αλλαγη για βιοψία, στον λογαριασμό της.

## Chapter 7: Observation Reporting

### Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό είναι οργανωμένο σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Γενικά, Κλινικές Εξετάσεις (Clinical Trials),  Product Experience και Waveform. Οι Ενότητες 7.1 έως 7.4 περιγράφουν τα trigger events, τους ορισμούς των μηνυμάτων, τους ορισμούς των segment και παραδείγματα εκθέσεων (γνωματεύσεων) μετά από παρατηρήσεις. Οι Ενότητες 7.5 έως 7.8 περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις Κλινικές Εξετάσεις (Clinical Trials). Οι Ενότητες 7.9 έως 7.12 περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες για τα μηνύματα του Product Experience, και τέλος, οι Ενότητες 7.13 και 7.16 περιέχουν τις πληροφορίες για τα μηνύματα του Waveform.

Λεξιλόγιο

Placer: πρόσωπο ή υπηρεσία που ζητά (αίτηση για παραγγελία) ένα battery παρατηρήσεων, π.χ., ένας γενικός γιατρός ή η κλινική κάνει μια παραγγελία για μια εργαστηριακή εξέταση, μια ακτινογραφία, κλπ. Ο όρος αυτός είναι συνώνυμος με τον όρο «αιτών» (requestor). Βλέπε ORC-2-placer order number, Section 4.3.1.2, “Placer order number”.

Filler: πρόσωπο ή υπηρεσία που κάνει τις παρατηρήσεις (συμπληρώνει την παραγγελία), στην αίτηση του requestor. Η λέξη είναι συνώνυμη με τη λέξη «παραγωγός» ("producer") και περιλαμβάνει διαγνωστικές και κλινικές υπηρεσίες και υπηρεσίες περίθαλψης, οι οποίες αναφέρουν παρατηρήσεις για τους ασθενείς τους. Το κλινικό εργαστήριο είναι ένας παραγωγός αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων (filler μιας παραγγελίας εργαστηρίου) κλπ. Βλέπε ORC-3-filler order number, Section 4.3.1.3, “Filler order number”.

Battery: ένα σετ από μία ή περισσοτερες παρατηρήσεις, που αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό όνομα και κωδικό αριθμό, και επιπλέον αποτελεί ένα πιο σύντομο τρόπο παραγγελίας αποτελεσμάτων. Αριθμητικά, ένα battery μπορεί να είναι και μία μόνο παρατήρηση, παρόλο που ορίζεται ως σετ. Παρατηρήσεις ζωτικής φύσης, εξετάσεις ρουτίνας κατά την εισαγωγή ενός ασθενή και υπέρηχοι κατά την εγκυμοσύνη, είναι κάποια παραδείγματα.   Οι παρατηρήσεις ζωτικής φύσης, που συνήθως γίνονται από τους νοσηλευτές, είναι η διαστολική και συστολική πίεση του αίματος, οι σφυγμοί και τα επίπεδα αναπνοής. Οι ηλεκτρολύτες είναι τα Na+, K+, Cl-, and HCO3-. Οι εξετάσεις ρουτίνας κατα την είσαγωγή ενός ασθενή περιλαμβάνουν CBC, Ηλεκτρολύτες και Ανάλυση Ούρων. Οι υπέρηχοι (κύησης) είναι ένα battery φτιαγμένο από μετρήσεις κλασικών component, οι οποίες θα επιστραφούν στον αιτόντα ως ξεχωριστά αποτελέσματα.  Μια εξέταση που σχετίζεται με αναφορά κυματομορφής (όπως ένα EKG), μπορεί να είναι ένα battery αποτελούμενο από αποτελέσματα διαφόρων κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακά δεδομένα για την κυματομορφή, μετρήσεις και το διάγραμμα. Η λέξη battery αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται με την σημασία της λέξης προφίλ ή panel. Τα ξεχωριστα στοιχεία σε ένα battery μπορεί να αποτελούν χαρακτηριστικά ενός φυσιολογικού συστήματος (π.χ., εξετάσεις λειτουργίας του ήπατος), ή πολλων και διαφορετικών φυσιολογικών συστημάτων.

Observation (Παρατήρηση): η μέτρηση μιας μεταβλητής ή μιας τιμής που προκύπτει λογικά και/ή αλγεβρικά, από άλλες τιμές που έχουν επίσης μετρηθεί ή προκύψει. Το αποτέλεσμα μιας εξέτασης, η διαστολική πίεση στο αίμα ή ένα διάγραμμα ακτίνων-Χ, αποτελούν παραδείγματα παρατήρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα διαγράμματα και οι εικόνες μπορεί να ληφθούν από το HL7 ως ξεχωριστές παρατηρήσεις και να σταλούν ως ξεχωριστό OBX. Βλέπε Section 7.15, “Waveform – Trigger Events & Message Definitions,” and encapsulated data aggregates using the ED data type described in Section 2.8.14, “ED-encapsulated data”.

Segment (record –αρχείο): ένα τυπωμένο σύνολο πεδίων (fields) που περιγράφουν ολοκληρωμένα μια διάσταση ενός μηνύματος. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες για μια παραγγελία στέλνονται με τη μορφή segment (OBR), οιπληροφορίες για μια παρατηρηση στέλνονται ως ένα άλλο segment (OBX). Το segment σε ένα μήνυμα είναι το αντίστοιχο με ένα αρχείο σε μία βάση δεδομένων. Σε προηγούμενες εκδόσεις του Standard χρησιμοποιούσαμε τη λέξη record στη θέση του segment.

Field: ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός segment, για παράδειγμα, για διάγνωση ασθενή, το οποίο μπορεί να περιέχει ένα σύνολο από πεδία (fields), που επεξηγούν περαιτέρω το αρχικό τμήμα.

Repeated Value: κάποια πεδία (fields) μπορεί να περιέχουν κάποια επαναλαμβανόμενα πεδία. Για παράδειγμα το πεδίο της διάγνωσης μπορεί να περιέχει πολλές διαφορετικές διαγνώσεις.

Field component: ένα πεδίο μπορεί να υποδιαίρειται σε components. Για παράδειγμα, το όνομα του ασθενή καταγράφεται ως επίθετο, όνομα και ενδιάμεσο αρχικό  For example, the patient’s name is recorded as last name, first name, and middle initial, each of which is a distinct entity separated by a component delimiter (sub-subfield in ASTM E1238-94).

### Trigger Events και Ορισμοί Μηνυμάτων

ORU – unsolicited observation message (event R01)

Το μήνυμα OUL έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες της εργαστηριακής επεξεργασίας, από τα αυτόματα συστήματα του εργαστηρίου. Το μήνυμα ORU υποστηρίζεται πλήρως από το HL7 για την μετάδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στα άλλα συστήματα.

Σχεδόν όλες οι κλινικές αναφορές μπορούν να συνταχθούν με τον τύπο (OBX), που ορίστηκε σ’ αυτό το κεφάλαιο, και το OBR που ορίστηκε στο Κεφάλαιο 4. Η αναφορά κατασκευάζεται με ιεραρχία τριών επιπέδων, όπου το PID segment βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, ένα OBR (ορίστηκε στο Κεφ. 3) στο επόμενο επίπεδο και ένα ή περισσότερα OBX στο κατώτερο.

Για κάθε component μιας αναφοράς διάγνωσης, μεταδίδεται ένα result segment (OBX), όπως σε ένα battery EKG ή υπέρηχου ή ηλεκτρολύτη.

Το CTD segment σ’ αυτό το trigger χρησιμοποιείται για να μεταδώσει προσωρινές λεπτομέρειες, που αφορούν στην παραγγελία, για την επικοινωνία με τον ασθενή.

| ORU^R01 | Unsolicited Observation Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| { |  |  |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| [ORC] | Order common | 4 |
| OBR | Observations Report ID | 7 |
| {[NTE]} | Notes and comments | 2 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
| { |  |  |
| [OBX] | Observation/Result | 7 |
| {[NTE]} | Notes and comments | 2 |
| } |  |  |
| [{FT1}] | Financial Transaction | 6 |
| {[CTI]} | Clinical Trial Identification | 7 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

| ACK^R01 | Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message header | 2 |
| MSA | Message acknowledgment | 2 |

### OUL – unsolicited laboratory observation message  (R21)

Αυτό το μήνυμα επιτρέπει την επικοινωνία των ακόλουθων τύπων πληροφοριών και αποτελεσμάτων:

σχέση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης με ένα συγκεκριμένο container με δείγμα του ασθενή (SAC segment),

σχέση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης με ένα συγκεκριμένο container με δείγμα QC και όλες τις πληροφορίες για τον κατασκευαστή και για το δείγμα (SAC-SID segments),

βασικά δεδομένα αναγνώρισης για τους δείκτες και τις άλλες ουσίες που παίρνουν μέρος στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων (TCD-SID segments).

Αν τα αποτελέσματα είναι για container QC δείγματος, τότε τα segments που σχετίζονται με τον ασθενή (π.χ., PID, PD1, PV1, PV2) είναι προαιρετικά.

| OUL^R21^OUL_R21 | Unsolicited Laboratory Observation Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [NTE] | Notes and Comments | 2 |
| [ |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Patient ID) | 2 |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit – Additional Information | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| [ |  |  |
| SAC | Specimen Container Details | 13 |
| [SID] | Substance Identifier | 13 |
| [{OBX}] | Additional Specimen Characteristics | 7 |
| ] |  |  |
| [ORC] | Common Order | 4 |
| OBR | Observation | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments (for Detail) | 2 |
| { |  |  |
| [OBX] | Observation Result | 7 |
| [TCD] | Test Code Detail | 13 |
| {[SID]} | Substance Identifier | 13 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| [{CTI}] | Clinical Trial Identification | 7 |
| } |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

### QRY/ORF - query for results of observation (events R02, R04)

Οι επιλογές για την απόκριση του query περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5, Section 5.2.4 “Response format”.

Το QRD segment ορίζεται στο Κεφάλαιο 5 Section 5.10.5.3, “QRD – original style query definition segment.”

Το πεδίο Query Result Level του QRD καθορίζει την ποσότητα των δεδομένων που απαιτούνται. Το QRF segment ορίζεται στο Κεφάλαιο 5, Section 5.10.5.4, “QRF – original style query filter segment.”

Τα θεματικά φίλτρα που περιέχονται στα QRD και QRF segments ορίζονται με τοπική συμφωνία μεταξύ των συστημάτων που ανταλλάσουν πληροφορίες.  Τα πεδία του Set ID σε διάφορα segments (συμπεριλαμβανομένου και του  PID) χρησιμοποιούνται για την καταμέτρηση των segments, ενός τύπου, που μεταδίδονται σε ένα ιεραρχικό επίπεδο.

Το CTD segment σ’ αυτό το trigger χρησιμοποιείται για να μεταδώσει προσωρινές λεπτομέρειες, που αφορούν στην παραγγελία, για την επικοινωνία με τον ασθενή.

| QRY^R02^QRY_R02 | Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| QRF | Query Filter | 2 |

| ORF^R04^ORF_R04 | Observational Report | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [QRF] | Query Filter | 2 |
| { |  |  |
| [ |  |  |
| PID | Patient ID | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 3 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| [ORC] | Order common |  |
| OBR | Observation request | 7 |
| {[NTE]} | Notes and comments | 2 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
| { |  |  |
| [OBX] | Observation/Result | 7 |
| {[NTE]} | Notes and comments | 2 |
| } |  |  |
| {[CTI]} | Clinical Trial Identification | 7 |
| } |  |  |
| } |  |  |
| [ERR] | Error | 2 |
| [QAK] | Query Acknowledgement | 5 |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

### Segments

### OBR – observation request segment

Στην έκθεση της αναφοράς των κλινικών δεδομένων το OBR έχει το ρόλο του τίτλου. Προσδιορίζει το σετ των παρατηρήσεων που πρόκειται να παρουσιαστούν στη συνέχεια της αναφοράς. Πολλά από τα τμήματα που περιλαμβάνει, συνήθως, βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις παρατηρήσεις.

Όταν έχουμε μια παραγγελία ενός σετ παρατηρήσεων, το μήνυμα της παραγγελίας περιέχει ένα OBR segment. Παρολαυτά, η συλλογή και η αναφορά των παρατηρήσεων μπορεί να γίνει και χωρίς να προηγηθεί παραγγελία. Στην αναφορά των παρατηρήσεων, το report message (μήνυμα αναφοράς) επίσης περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα OBR segments. Κάποια πεδία του OBR segment εφαρμόζονται μόνο στο μήνυμα παραγγελίας και άλλα μήνυμα αναφοράς.

HL7 Attribute Table – OBR – Observation Request

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00237 | Set ID - OBR |
| 2 | 22 | EI | C |  |  | 00216 | Placer Order Number |
| 3 | 22 | EI | C |  |  | 00217 | Filler Order Number |
| 4 | 250 | CE | R |  |  | 00238 | Universal Service Identifier |
| 5 | 2 | ID | X |  |  | 00239 | Priority - OBR |
| 6 | 26 | TS | X |  |  | 00240 | Requested Date/Time |
| 7 | 26 | TS | C |  |  | 00241 | Observation Date/Time # |
| 8 | 26 | TS | O |  |  | 00242 | Observation End Date/Time # |
| 9 | 20 | CQ | O |  |  | 00243 | Collection Volume * |
| 10 | 250 | XCN | O | Y |  | 00244 | Collector Identifier * |
| 11 | 1 | ID | O |  | 0065 | 00245 | Specimen Action Code * |
| 12 | 250 | CE | O |  |  | 00246 | Danger Code |
| 13 | 300 | ST | O |  |  | 00247 | Relevant Clinical Info. |
| 14 | 26 | TS | C |  |  | 00248 | Specimen Received Date/Time * |
| 15 | 300 | CM | O |  | 0070 | 00249 | Specimen Source * |
| 16 | 250 | XCN | O | Y |  | 00226 | Ordering Provider |
| 17 | 250 | XTN | O | Y/2 |  | 00250 | Order Callback Phone Number |
| 18 | 60 | ST | O |  |  | 00251 | Placer Field 1 |
| 19 | 60 | ST | O |  |  | 00252 | Placer Field 2 |
| 20 | 60 | ST | O |  |  | 00253 | Filler Field 1 + |
| 21 | 60 | ST | O |  |  | 00254 | Filler Field 2 + |
| 22 | 26 | TS | C |  |  | 00255 | Results Rpt/Status Chng - Date/Time + |
| 23 | 40 | CM | O |  |  | 00256 | Charge to Practice + |
| 24 | 10 | ID | O |  | 0074 | 00257 | Diagnostic Serv Sect ID |
| 25 | 1 | ID | C |  | 0123 | 00258 | Result Status + |
| 26 | 400 | CM | O |  |  | 00259 | Parent Result + |
| 27 | 200 | TQ | O | Y |  | 00221 | Quantity/Timing |
| 28 | 250 | XCN | O | Y/5 |  | 00260 | Result Copies To |
| 29 | 200 | CM | O |  |  | 00261 | Parent |
| 30 | 20 | ID | O |  | 0124 | 00262 | Transportation Mode |
| 31 | 250 | CE | O | Y |  | 00263 | Reason for Study |
| 32 | 200 | CM | O |  |  | 00264 | Principal Result Interpreter + |
| 33 | 200 | CM | O | Y |  | 00265 | Assistant Result Interpreter + |
| 34 | 200 | CM | O | Y |  | 00266 | Technician + |
| 35 | 200 | CM | O | Y |  | 00267 | Transcriptionist + |
| 36 | 26 | TS | O |  |  | 00268 | Scheduled Date/Time + |
| 37 | 4 | NM | O |  |  | 01028 | Number of Sample Containers * |
| 38 | 250 | CE | O | Y |  | 01029 | Transport Logistics of Collected Sample * |
| 39 | 250 | CE | O | Y |  | 01030 | Collector's Comment * |
| 40 | 250 | CE | O |  |  | 01031 | Transport Arrangement Responsibility |
| 41 | 30 | ID | O |  | 0224 | 01032 | Transport Arranged |
| 42 | 1 | ID | O |  | 0225 | 01033 | Escort Required |
| 43 | 250 | CE | O | Y |  | 01034 | Planned Patient Transport Comment |
| 44 | 250 | CE | O |  | 0088 | 00393 | Procedure Code |
| 45 | 250 | CE | O | Y | 0340 | 01316 | Procedure Code Modifier |
| 46 | 250 | CE | O | Y | 0411 | 01474 | Placer Supplemental Service Information |
| 47 | 250 | CE | O | Y | 0411 | 01475 | Filler Supplemental Service Information |

### OBX - observation/result segment

Το OBX segment χρησιμοποιείται για την μετάδοση μιας μόνο παρατήρησης ή ενός αποσπάσματος μιας παρατηρήσης. Αναπαριστά το μικρότερο τμήμα που μπορεί να υπάρχει σε μια αναφορά.

Ο κύριος ρόλος του είναι η μεταφορά πληροφοριών για τις παρατηρήσεις, στα μηνύματα αναφοράς. Αλλά, απότελει επίσης τμήμα στην παραγγελία της αναφορας παρατηρήσεων (Βλέπε Section 4.2, “Order Message Definitions”). Σ’ αυτή την περίπτωση, το OBX μεταφέρει τις κλινικές πληροφορίες που χρειάζεται ο filler για να «μεταφράσει» την παραγγελία.

HL7 Attribute Table – OBX – Observation/Result

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00569 | Set ID - OBX |
| 2 | 2 | ID | C |  | 0125 | 00570 | Value Type |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00571 | Observation Identifier |
| 4 | 20 | ST | C |  |  | 00572 | Observation Sub-ID |
| 5 | 65536 | * | C | Y |  | 00573 | Observation Value |
| 6 | 250 | CE | O |  |  | 00574 | Units |
| 7 | 60 | ST | O |  |  | 00575 | References Range |
| 8 | 5 | IS | O | Y/5 | 0078 | 00576 | Abnormal Flags |
| 9 | 5 | NM | O |  |  | 00577 | Probability |
| 10 | 2 | ID | O | Y | 0080 | 00578 | Nature of Abnormal Test |
| 11 | 1 | ID | R |  | 0085 | 00579 | Observation Result Status |
| 12 | 26 | TS | O |  |  | 00580 | Date Last Observation Normal Value |
| 13 | 20 | ST | O |  |  | 00581 | User Defined Access Checks |
| 14 | 26 | TS | O |  |  | 00582 | Date/Time of the Observation |
| 15 | 250 | CE | O |  |  | 00583 | Producer's ID |
| 16 | 250 | XCN | O | Y |  | 00584 | Responsible Observer |
| 17 | 250 | CE | O | Y |  | 00936 | Observation Method |
| 18 | 22 | EI | O | Y |  | 01479 | Equipment Instance Identifier |
| 19 | 26 | TS | O |  |  | 01480 | Date/Time of the Analysis |

### Παραδείγματα

### EKG results reporting (αναφορά αποτελεσμάτων EKG)

Ας υποθέσουμε ότι στο σύστημα EKG έχει γίνει μια παραγγελία, για τρία EKG που πρέπει να γίνουν μέσα σε τρεις διαδοχικές μέρες. Τα αποτελέσματα μπορεί να παρουσιαστούν με διάφορους τρόπους.

- Η αίτηση για το EKG, πρέπει να μεταδώσει σε οποιονδήποτε τα αποτελέσματα του 1ου  EKG:

ORU message:

MSH|...<cr>

PID|...<cr>

OBR|1||89-551^EKG|93000^EKG REPORT|...<cr>         // 1ST child OBR.

OBX|1|ST|93000.1^VENTRICULAR RATE (EKG)|...<cr>

OBX|2|ST|93000.2^|...<cr>

...

...

OBX|14|FT|93000.14^EKG COMMENT|...<cr>

OBR|...<cr>                                        // other observation segments to follow

Παρατηρήστε ότι αυτό το μήνυμα (αναφορά) δεν αναφέρεται στο αρχική παραγγελία.

Δεν απαιτείται ORC γιατί οι αναγνωριστικοί Fillers Order Number (και άλλα ORC πεδία) περιέχονται στο OBR segment.

- Η αίτηση του EKG πρέπει να μεταδώσει σε οποιονδήποτε τις πληροφορίες που δίνει η αρχική αίτηση, τις λεπτομέρειες στην παραγγελία του παιδιού, το γεγονός ότι το παιδί είχε κάποια εξέλιξη μη αναμενόμενη και τα αποτελέσματα των τριών EKG:

ORU message:

MSH|...<cr>

PID|...<cr>

ORC|PA|A226677^OE|89-450^EKG|...<cr>           // original order's

ORC.

OBR|1|||93000^EKG REPORT|...<cr>         // original order segment

ORC|CH|A226677^OE|89-451^EKG|...<cr>           // 1st child ORC.

OBR|1|||93000^EKG REPORT|...<cr>         // 1st EKG child OBR.

OBX|1|ST|...<cr>                          // 1st EKG report

OBX|2|ST|...<cr>

...

OBX|14|FT|...<cr>

ORC|CH|A226677^OE|89-452^EKG|...<cr>           // 2nd child ORC.

OBR|1|||93000^EKG REPORT|...<cr>         // 2nd EKG child OBR.

OBX|1|ST|...<cr>                          // 2nd EKG report

OBX|2|ST|...<cr>

...

OBX|14|FT|...<cr>

ORC|CH|A226677^OE|89-453^EKG|...<cr>           // 3rd child ORC.

OBR|1|||93000^EKG REPORT|...<cr>         // 3rd EKG child OBR.

OBX|1|ST|...<cr>                          // 3rd EKG report

OBX|2|ST|...<cr>

...

OBX|14|FT|...<cr>

...                             // Other parts of message might

follow.

Σ’ αυτή την περίπτωση, μεταδίδουμε τις πληροφορίες για την απρόσμενη εξέλιξη του παιδιού, την αρχική παραγγελία και όλα τα αποτελέσματα μαζί. Αυτή η μορφή του ORU αναφέρει όχι μόνο τα αποτελέσματα μιας παραγγελίας, αλλά και όλες τις σχετικές πληροφορίες της παραγγελίας. Περιλαμβάνοντας έτσι, το αρχικό OBR για τα τρία EKG, το οποίο αντικαταστάθηκε από τρία ξεχωριστα OBR EKG segments.

### Clinical Trials

Λεξιλόγιο

#### Clinical trial (Κλινική δοκιμή):

Μια αυστηρή επιστημονική μελέτη μεμονομένων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία μιας παρέμβασης στην περίθαλψη του ασθενή. Οι Κλινικές δοκιμές συνήθως αφορούν ιατρικές θεραπείες, οπότε θα χρησιμοποιούμε τον όρο θεραπεία αντί για τον γενικότερο όρο παρέμβαση. Κατά το σχεδιασμό μιας κλινικής δοκιμής μπορεί να ανατεθεί τυχαία μια θεραπεία και να συγκριθεί με μια άλλη, ή να προταθεί μια θεραπεία που εξασφαλίζει ασφάλεια και επάρκεια σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε.   Η κλινική δοκιμή έχει ένα πρωτόκολλο για την πορεία της θεραπείας του ασθενή και/ή της εκτίμησή της. Συνήθως, υπάρχει ένας σχεδιασμός με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την εκτίμηση κάποιων παραμέτρων της θεραπείας (εφαρμογή κανόνων, ασφάλεια, συμπεράσματα).

#### Phase of a clinical trial (Φάση μιας κλινικής δοκιμής):

Η θεραπεία και/ή ένα διάλλειμα για παρατήρηση σε μια κλινική δοκιμή. Φάση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ένα διάλλειμα από τη θεραπεία, όπου δοκιμάζεται ένα καινούριο πρόγραμμα θεραπείας που ανατέθηκε τυχαία, ή διάφορα προγράμματα μιας σειράς θεραπειών. Γενικά, για κάθε φάση, υπάρχει συγκεκριμένη διαχείριση του ασθενή, εκτίμηση, και σχεδιασμός συλλογής δεδομένων.

Η δομή των φάσεων, στις κλινικές δοκιμές, εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Κάποια υπολογιστικά συστήματα χρειάζεται να γνωρίζουν πως ο ασθενής έχει ξεκινήσει μια φάση με μια συγκεκριμένη θεραπεία ή με ένα διαγνωστικό σχεδιασμό. Κατά την αναφορά, τα δεδομένα μελέτης, οι παρατηρήσεις και οι μεταβλητές συνήθως περιγράφουν διάφορες παραμέτρους της φάσης. Για παράδειγμα, κάθε σειρά από μια θεραπεία μπορεί να έχει διαφορετικές τιμές για το ίδιο σετ παρατηρήσεων ή μεταβλητών.

#### Data schedule (Σχεδιασμός δεδομένων):

Οι απαιτήσεις της θεραπείας, της διάγνωσης και της όλης διαδικασίας, όπως και η συλλογή δεδομένων με βάση τις ημερομηνίες, σχεδιάζονται χρονικά στις περισσότερες κλινικές δοκιμές. Όταν παρουσιάζονται τα δεδομένα στην αναφορά μπορεί να είναι απαραίτητη και η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αυτά παρατηρήθηκαν. Ο έλεγχος της ποιότητας των κλινικών δοκιμών απαιτεί προσοχή στη συμβατότητα αναμεσα στο σχεδιασμό του πρωτοκόλλου και των δεδομένων του αρχείου του ασθενή.

Τα δεδομένα θα περάστουν στο αρχείο του ασθενή σε σχέση με το χρονικό σημείο που έγιναν οι παρατηρήσεις. Κάποια από τα δεδομένα μπορεί να προκύπτουν από συμπεράσματα της μέλετης και/ή από μία ή περισσότερες φάσεις. Ακόμη, κάποια είναι προσωρινά δεδομένα για την μελέτη και κάποια άλλα θεμελιώδη, όπως είναι ο υποτροπιασμός μιας ασθένειας. Συχνά, πολλαπλές παράμετροι δεδομένων έχουν σχεδιάστει για το ίδιο χρονικό σημείο.

### Trigger Events και Ορισμοί Μηνυματων

### CRM - clinical study registration message (events C01-C08)

Τα δεδομένα εισάγονται στο σύστημα δεδομένων της κλινικής δοκιμής ή σε κάποιο άλλο σύστημα δεδομένων του ασθενή και από εκεί μεταδίδονται σε άλλα συστήματα υπηρεσίων, όπως στην εισαγωγή παραγγελιών, το φαρμακείο, το λογαριασμό, κλπ. Μπορούν να μεταδοθούν σε batch mode ή σε υπολογιστικά συστήματα εξωτερικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διάγνωσης και διαχείρισης ασθενή.

| Event | Περιγραφή |
| --- | --- |
| C01 | Εισαγωγή ενός ασθενή σε μια κλινική δοκιμή |
| C02 | Ακύρωση της εισαγωγής ασθενή σε μια κλινική δοκιμή (λογω γραφειοκρατικών σφαλμάτων, αφού μια προγραμματισμένη εισαγωγή δεν πρέπει να ακυρώνεται) |
| C03 | Διόρθωση/ανανέωση πληροφοριών εισαγωγής |
| C04 | Ο ασθενής έχει απόχωρήσει από την κλινική δοκιμή |
| C05 | Ο ασθενής ξεκινά μια φάση μιας κλινικής δοκιμής |
| C06 | Ακύρωση εισαγωγής ασθενή σε φάση (γραφειοκρατικό σφάλμα) |
| C07 | Διόρθωση/ανανέωση πληροφοριών φάσης |
| C08 | Ο ασθενής έχει απόχωρήσει από φάση της κλινικής δοκιμής |

| CRM^C01-C08^CRM_C01 | Clinical Study Registration Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| { |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PV1] | Patient Visit | 3 |
| CSR | Clinical Study Registration | 7 |
| {[CSP]} | Clinical Study Phase | 7 |
| } |  |  |

### CSU - unsolicited study data message (events C09-C12)

Τα δεδομένα εισάγονται στο σύστημα της κλινικής δοκιμής ή μπορεί να εγκατασταθούν σε εφαρμογές του εργαστηρίου, της παθολογίας, του φαρμακείου. Τα περισσότερα δεδομένα κλινικών δοκιμών – κλινικές παρατηρήσεις  και μεταβλητές μελέτης – περιέχονται σε OBR και OBX segments. Τα CSR, CSP, και CSS segments θα αναγνωρίζουν την ακριβή σχέση που έχουν τα OBR και OBX, με την κλινική δοκιμή.

| Event | Description |
| --- | --- |
| C09 | Αυτόματες διακοπές για αναφορά, ας πούμε μηνιαίως |
| C10 | Ο ασθενής ολοκληρώνει την κλινική δοκιμή |
| C11 | Ο ασθενής ολοκληρώνει μια φάση της κλινικής δοκιμής |
| C12 | Ανανεωση/διόρθωση των πληροφορίων παραγγελίας/αποτελεσμάτων ενός ασθενή |

| CSU^C09-C12^CSU_C09 | Unsolicited Study Data Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| { | PID repeat group open |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and comments | 2 |
| [ | PV1 optional group open |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| ] | PV1 optional group close |  |
| CSR | Clinical Study Registration | 7 |
| { | CSP repeat group open |  |
| [CSP] | Clinical Study Phase | 7 |
| { | CSS repeat group open |  |
| [CSS] | Clinical Study Data Schedule | 7 |
| { | ORC repeat group open |  |
| [ORC] | Common Order | 4 |
| OBR | Observation Battery | 7 |
| {OBX} | Observation Results | 7 |
| } | ORC repeat group close |  |
| { | ORC repeat group open |  |
| [ORC] | Common Order | 4 |
| { | RXA repeat group open |  |
| RXA | Pharmacy Administration | 4 |
| RXR | Pharmacy Route | 4 |
| } | RXA repeat group close |  |
| } | ORC repeat group close |  |
| } | CSS repeat group close |  |
| } | CSP repeat group close |  |
| } | PID repeat group close |  |

#### Oρισμοί Segments

### CSR - clinical study registration segment

Το CSR segment θα περιέχει τις πληροφορίες διαχείρισης που απαιτούνται για το έγγραφο συμμετοχής ενός ασθενή σε μια κλινική δοκιμή. Αυτό το segment αρκεί αν ένα σύστημα θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε ένα άλλο για την εγγραφή ενός ασθενή σε μια κλινική δοκιμή, π.χ., από αυτό της κλινικής δοκιμής στο φαρμακείο ή σε άλλα συστήματα εισαγωγής παραγγελίας. Το CSR segment μπορεί επίσης να χρησιμοποιήθει για την αναγνώριση των OBR, OBX, RXA, και RXR segments.

HL7 Attribute Table – CSR – Clinical Study Registration

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | EI | R |  |  | 01011 | Sponsor Study ID |
| 2 | 60 | EI | O |  |  | 01036 | Alternate Study ID |
| 3 | 250 | CE | O |  |  | 01037 | Institution Registering the Patient |
| 4 | 30 | CX | R |  |  | 01038 | Sponsor Patient ID |
| 5 | 30 | CX | O |  |  | 01039 | Alternate Patient ID - CSR |
| 6 | 26 | TS | R |  |  | 01040 | Date/Time Of Patient Study Registration |
| 7 | 250 | XCN | O | Y |  | 01041 | Person Performing Study Registration |
| 8 | 250 | XCN | R | Y |  | 01042 | Study Authorizing Provider |
| 9 | 26 | TS | C |  |  | 01043 | Date/time Patient Study Consent Signed |
| 10 | 250 | CE | C |  |  | 01044 | Patient Study Eligibility Status |
| 11 | 26 | TS | O | Y/3 |  | 01045 | Study Randomization Date/time |
| 12 | 250 | CE | O | Y/3 |  | 01046 | Randomized Study Arm |
| 13 | 250 | CE | O | Y/3 |  | 01047 | Stratum for Study Randomization |
| 14 | 250 | CE | C |  |  | 01048 | Patient Evaluability Status |
| 15 | 26 | TS | C |  |  | 01049 | Date/time Ended Study |
| 16 | 250 | CE | C |  |  | 01050 | Reason Ended Study |

### CSP - clinical study phase segment

Το CSP segment περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενή σε μια συγκεκριμένη φάση της μελέτης. Αυτό το segment (προαιρετικό) είναι χρήσιμο όταν σε μια μελέτη οι διακοπές που γίνονται, για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, δεν έχουν σταθερή συχνότητα, κατα τη διάρκεια της (Βλέπε Section 0, “Phase of a clinical trial (Φάση μιας κλινικής δοκιμής): Phase of a Clinical Trial.”). Το γεγονός ότι ο ασθενής έχει μπει σε μία φάση της δοκιμής, σημαίνει πως κάποια συστήματα (φαρμακείο, νοσηλευτές, εισαγωγή παραγγελίας) πρέπει να ενημερωθούν για την κλινική προσέγγιση που ακολουθείται. Είναι επίσης σημαντικό για τους χρηματοδότες και τα κέντρα διαχείρησης, να παρακολουθούν την πρόοδο του ασθενή σε κάθε φάση.

HL7 Attribute Table – CSP – Clinical Study Phase

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  |  | 01022 | Study Phase Identifier |
| 2 | 26 | TS | R |  |  | 01052 | Date/time Study Phase Began |
| 3 | 26 | TS | O |  |  | 01053 | Date/time Study Phase Ended |
| 4 | 250 | CE | C |  |  | 01054 | Study Phase Evaluability |

### CSS - clinical study data schedule segment

Το Clinical Study Data Schedule (CSS) segment μπορεί να είναι προαιρετικό, αν το μήνυμα που περιέχει τα δεδομένα της μελετης πρέπει να συνδυαστεί με τα χρονικά σημεία της (Βλέπε Section 0, “data schedule.”). Το CSS segment διευκολύνει την επικοινωνία και την κατανόηση των δεδομένων σχεδιασμού της μελέτης, που ποικίλουν από βασικά μέχρι αυστηρά λεπτομερή. Σε κάθε υλοποίηση πρέπει να γίνεται χρήση αυτού του segment. Κάθε CSS segment θα εμπεριέχει τα segments παρατήρησης και διαχείρισης φαρμάκων που ακόλουθούν, υποδεικνύοντας έτσι ότι ικανοποιούν τον χρονικό σχεδιασμό.

HL7 Attribute Table – CSS – Clinical Study Data Schedule Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  |  | 01055 | Study Scheduled Time Point |
| 2 | 26 | TS | O |  |  | 01056 | Study Scheduled Patient Time Point |
| 3 | 250 | CE | O | Y/3 |  | 01057 | Study Quality Control Codes |

### CTI - clinical trial identification segment

Το CTI segment είναι προαιρετικό και περιέχει πληροφορίες για την αναγνώριση της κλινικής δοκιμής, της φάσης και του χρονικού σημείου με το οποίο συνδέεται μια παραγγελία ή ένα αποτέλεσμα.

HL7 Attribute Table – CTI – Clinical Trial Identification

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | EI | R |  |  | 01011 | Sponsor Study ID |
| 2 | 250 | CE | C |  |  | 01022 | Study Phase Identifier |
| 3 | 250 | CE | O |  |  | 01055 | Study Scheduled Time Point |

### CM0  clinical study master segment

Το CMO segment περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8, ενότητα 8.11.2.

### CM1  clinical study phase master segment

Το CMI segment περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8, ενότητα 8.11.3.

### CM2  clinical study schedule master segment

Το CM2 segment περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8, ενότητα 8.11.4.

Παραδείγματα

### CRM – μήνυμα όταν ένας ασθενής εγγράφεται σε μια κλινική δοκιμή

MSH|^~\&|PDMS|MDACC|ORDER

ENTRY|MDACC|200006021649||CRM^C01|...<cr>

PID|1||223892||King^Sally^Brown||19530117|...<cr>

CSR|DM94-004^MDACC||MDACC|3||19941013||342^^^^^^^PDMS|

|||||1005^^^^^^^MDACC|19941013|Y^Meets All

Requirements^PDMS|...<cr>

### CRM – μήνυμα όταν ένας ασθενής ξεκινά μια φάση μιας κλινικής δοκιμής

MSH|^~\&|PDMS|MDACC|PHARM|MDACC|200006050925||CRM^C05|..

.<cr>

PID|1||352352||West^Mary^L.||19230213|...<cr>

CSR|ID91-025^MDACC||MDACC|301||19941005||342^^^^^^^PDMS

|||19941201|2^blind^PDMS|

12^Smoker,Stage II,<60^PDMS|...<cr>

CSP|2^Treatment^PDMS|19941201|...<cr>

### Product Experience

Ροή πληροφοριών του product experience

Λεξιλόγιο

#### Drug (φάρμακο):

Οποιοδήποτε χημικό παρασκεύασμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους ή ζώα ως βοήθεια στην διάγνωση, στη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών,  στην ανακούφιση από τον πόνο ή στον έλεγχο και την βελτίωση οποιασδήποτε φυσιολογικής κατάστασης (Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 27th edition).

#### Medical device (ιατρική συσκευή):

Οτιδήποτε χρησιμοποιείται στη διάγνωση (φλεβικοί καθετήρες), τη θεραπεία (μονάδες θερμοθεραπείας) ή την πρόληψη μιας ασθένειας ή άλλης μη-φυσιολογικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων οργάνων και εμφυτεύσιμων συσκευών (καρδιακές βαλβίδες, βηματοδότες).

#### Product (προϊόν):

Ένα φάρμακο ή μια ιατρική συσκευή.

#### Non-proprietary (generic) name:

Όνομα φαρμάκου που δεν προστατεύεται από ένα trademark, είναι συνήθως περιγραφικό της χημικής του δομής και κάποιες φορές έχει ένα δημόσιο όνομα (public name). Στις ΗΠΑ, τα περισσότερα γενικευμένα ονόματα φαρμάκων είναι εγγραμένα στο US Adopted Name Council (USAN). Άλλα γενικευμένα ονόματα είναι τα National Formulary (NF) και τα US Pharmacopoeia (USP).

#### Trade (brand) name (μάρκα):

Ονόματα φαρμάκων που προστατεύονται από το όνομα μιας εταιρίας και έχουν αποκλειστική χρήση από τον κατασκευαστή που έχει και το trademark.

#### Causation (αιτία):

Έκθεση σε κάτι που αυξάνει ή μειώνει την πιθανότητα να οδηγηθούμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

#### Causal relationship:

Όταν έχουμε ένα γεγονός υποψιαζόμαστε ότι κάποιο προϊόν το προκάλεσε, αλλά δύσκολα μπορεί να αποδειχθεί αυτό στην περίπτωση που ένα προϊόν είναι στην αρχή της κυκλοφορίας του.

#### Regulatory agency:

Πολλές γεωπολιτικές οντότητες έχουν εγκαθυδρίσει εταιρίες/αρχές υπεύθυνες να ελέγχουν νομικά τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική περίθαλψη. Οι εταιρίες αυτές αναφέρονται ως ελεγκτικές αρχές.

#### Product manufacturer:

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή ενός προϊόντος. Αυτή συνήθως θα είναι η οντότητα, που έχει και την εξουσιοδότηση για την προώθηση του προϊόντος.

#### Holder of marketing authorization:

Ο οργανισμός που έχει την εξουσιοδότηση για την πώληση του προϊόντος. Συνήθως είναι ο ίδιος οργανισμός που κατασκευάζει το προϊόν.

#### Expected adverse product reaction:

Αναμενόμενα γεγονότα είναι εκείνα που η εμπειρία έχει δείξει ότι προκαλούνται, με μεγάλη πιθανότητα, από ένα συγκεκριμένο προϊόν και περιλαμβάνονται στις οδηγίες.

Trigger Events και Ορισμοί Μηνυμάτων

### PEX - product experience message (events P07, P08

Η αρχική εφαρμογή αυτού του μηνύματος είναι να μεταφέρει πληροφορίες που σχετίζονται με μια παρενέργεια που συμβαίνει κατα τη διάρκεια της αγωγής ένος προϊόντος στον ασθενή.

| PEX^P07-P08^PEX_P07 | Product Experience Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PD1] | Additional Demographics | 3 |
| [{NTE}] | Notes and comments | 2 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| { |  |  |
| PES | Product Experience Sender | 7 |
| { |  |  |
| PEO | Product Experience Observation | 7 |
| { |  |  |
| PCR | Potential Causal Relationship | 7 |
| [ |  |  |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| [{RXR}] | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| ] |  |  |
| [{ |  |  |
| RXA | Pharmacy/Treatment Administration | 4 |
| [RXR] | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| }] |  |  |
| [{PRB}] | Detail problem segment | 12 |
| [{OBX}] | Observation/Result Segment | 7 |
| [{NTE}] | Notes and comments | 2 |
| [ |  |  |
| NK1 | Associated parties segment | 2 |
| [ |  |  |
| RXE | Pharmacy/Treatment Encoded Order | 4 |
| [{RXR}] | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| ] |  |  |
| [{ |  |  |
| RXA | Pharmacy/Treatment Administration | 4 |
| [RXR] | Pharmacy/Treatment Route | 4 |
| }] |  |  |
| [{PRB}] | Detail Problem Segment | 12 |
| [{OBX}] | Observation/Results Segment | 7 |
| ] |  |  |
| [{ |  |  |
| CSR | Clinical study registration | 7 |
| [{CSP}] | Clinical study phase segment | 7 |
| }] |  |  |
| }}} |  |  |

### SUR - summary product experience report (event P09)

Στέλνει περιληπτικές αναφορές για τα προϊόντα που περιέχονται σε ένα P09 event.

| SUR^P09^SUR_P09 | Summary Product Experience Report | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| { |  |  |
| FAC | Facility | 7 |
| { |  |  |
| PSH | Product Summary Header | 7 |
| PDC | Product Detail Country | 7 |
| } |  |  |
| PSH | Product Summary Header | 7 |
| { |  |  |
| FAC | Facility | 7 |
| PDC | Product Detail Country | 7 |
| NTE | Notes (for PCR) | 2 |
| } |  |  |
| ED | Encapsulated Data | 2 |
| } |  |  |

Ορισμοί Segment

### PES - product experience sender segment

HL7 Attribute Table - PES – Product Experience Sender

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/ # | TBL # | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | XON | O | Y |  | 01059 | Sender Organization Name |
| 2 | 250 | XCN | O | Y |  | 01060 | Sender Individual Name |
| 3 | 250 | XAD | O | Y |  | 01062 | Sender Address |
| 4 | 250 | XTN | O | Y |  | 01063 | Sender Telephone |
| 5 | 75 | EI | O |  |  | 01064 | Sender Event Identifier |
| 6 | 2 | NM | O |  |  | 01065 | Sender Sequence Number |
| 7 | 600 | FT | O | Y |  | 01066 | Sender Event Description |
| 8 | 600 | FT | O |  |  | 01067 | Sender Comment |
| 9 | 26 | TS | O |  |  | 01068 | Sender Aware Date/Time |
| 10 | 26 | TS | R |  |  | 01069 | Event Report Date |
| 11 | 3 | ID | O | Y/2 | 0234 | 01070 | Event Report Timing/Type |
| 12 | 1 | ID | O |  | 0235 | 01071 | Event Report Source |
| 13 | 1 | ID | O | Y | 0236 | 01072 | Event Reported To |

### PEO - product experience observation segment

Περιέχονται λεπτομέρειες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εμπειρία ή γεγονός. Το PEO segment μπορεί να χρησιμοποιήθει για τον χαρακτηρισμό ενός γεγονότος που έχει αποδοθεί σε ένα προϊόν, στο οποίο έχει εκτεθεί ο ασθενής. Ένα PEX message μπορεί να περιέχει πολλαπλά PEO segments αν στον ίδιο ασθενή αποδίδονται περισσότερα από ένα γεγονότα, αλλά πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε ένα σε κάθε άλλη περίπτωση.

HL7 Attribute Table – PEO – Product Experience Observation

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/ # | TBL # | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | O | Y |  | 01073 | Event Identifiers Used |
| 2 | 250 | CE | O | Y |  | 01074 | Event Symptom/Diagnosis Code |
| 3 | 26 | TS | R |  |  | 01075 | Event Onset Date/Time |
| 4 | 26 | TS | O |  |  | 01076 | Event Exacerbation Date/Time |
| 5 | 26 | TS | O |  |  | 01077 | Event Improved Date/Time |
| 6 | 26 | TS | O |  |  | 01078 | Event Ended Data/Time |
| 7 | 250 | XAD | O | Y |  | 01079 | Event Location Occurred Address |
| 8 | 1 | ID | O | Y | 0237 | 01080 | Event Qualification |
| 9 | 1 | ID | O |  | 0238 | 01081 | Event Serious |
| 10 | 1 | ID | O |  | 0239 | 01082 | Event Expected |
| 11 | 1 | ID | O | Y | 0240 | 01083 | Event Outcome |
| 12 | 1 | ID | O |  | 0241 | 01084 | Patient Outcome |
| 13 | 600 | FT | O | Y |  | 01085 | Event Description From Others |
| 14 | 600 | FT | O | Y |  | 01086 | Event From Original Reporter |
| 15 | 600 | FT | O | Y |  | 01087 | Event Description From Patient |
| 16 | 600 | FT | O | Y |  | 01088 | Event Description From Practitioner |
| 17 | 600 | FT | O | Y |  | 01089 | Event Description From Autopsy |
| 18 | 250 | CE | O | Y |  | 01090 | Cause Of Death |
| 19 | 250 | XPN | O | Y |  | 01091 | Primary Observer Name |
| 20 | 250 | XAD | O | Y |  | 01092 | Primary Observer Address |
| 21 | 250 | XTN | O | Y |  | 01093 | Primary Observer Telephone |
| 22 | 1 | ID | O |  | 0242 | 01094 | Primary Observer’s Qualification |
| 23 | 1 | ID | O |  | 0242 | 01095 | Confirmation Provided By |
| 24 | 26 | TS | O |  |  | 01096 | Primary Observer Aware Date/Time |
| 25 | 1 | ID | O |  | 0243 | 01097 | Primary Observer’s identity May Be Divulged |

### PCR - possible causal relationship segment

Το PCR segment χρησιμοποιείται στην μετάδοση μιας πιθανής σχέσης μεταξύ ενός προϊόντος (φάρμακο ή συσκευή) ή μιας εξέτασης και επίδράσης αυτών πάνω στον ασθενή. Αυτό το segment αναγνωρίζει τη σχέση του προϊόντος, που αναγνωρίζεται στο ίδιο το segment, και του γεγονότος που αναγνωρίζεται στο PEO segment.

Μπορεί να περιληφθούν και περισσότερα από ένα PCR segment  σε ένα μήνυμα αν  υπάρχουν περισσότερα από ένα προϊόντα που σχετίζονται με το γεγονός.

HL7 Attribute Table – PCR – Possible Causal Relationship

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/ # | TBL # | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  |  | 01098 | Implicated Product |
| 2 | 1 | IS | O |  | 0249 | 01099 | Generic Product |
| 3 | 250 | CE | O |  |  | 01100 | Product Class |
| 4 | 8 | CQ | O |  |  | 01101 | Total Duration Of Therapy |
| 5 | 26 | TS | O |  |  | 01102 | Product Manufacture Date |
| 6 | 26 | TS | O |  |  | 01103 | Product Expiration Date |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 01104 | Product Implantation Date |
| 8 | 26 | TS | O |  |  | 01105 | Product Explantation Date |
| 9 | 8 | IS | O |  | 0244 | 01106 | Single Use Device |
| 10 | 250 | CE | O |  |  | 01107 | Indication For Product Use |
| 11 | 8 | IS | O |  | 0245 | 01108 | Product Problem |
| 12 | 30 | ST | O | Y/3 |  | 01109 | Product Serial/Lot Number |
| 13 | 1 | IS | O |  | 0246 | 01110 | Product Available For Inspection |
| 14 | 250 | CE | O |  |  | 01111 | Product Evaluation Performed |
| 15 | 250 | CE | O |  | 0247 | 01112 | Product Evaluation Status |
| 16 | 250 | CE | O |  |  | 01113 | Product Evaluation Results |
| 17 | 8 | ID | O |  | 0248 | 01114 | Evaluated Product Source |
| 18 | 26 | TS | O |  |  | 01115 | Date Product Returned To Manufacturer |
| 19 | 1 | ID | O |  | 0242 | 01116 | Device Operator Qualifications |
| 20 | 1 | ID | O |  | 0250 | 01117 | Relatedness Assessment |
| 21 | 2 | ID | O | Y/6 | 0251 | 01118 | Action Taken In Response To The Event |
| 22 | 2 | ID | O | Y/6 | 0252 | 01119 | Event Causality Observations |
| 23 | 1 | ID | O | Y/3 | 0253 | 01120 | Indirect Exposure Mechanism |

### PSH - product summary header segment

HL7 Attribute Table – PSH –Product Summary Header

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/ # | TBL # | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | ST | R |  |  | 01233 | Report Type |
| 2 | 60 | ST | O |  |  | 01297 | Report Form Identifier |
| 3 | 26 | TS | R |  |  | 01235 | Report Date |
| 4 | 26 | TS | O |  |  | 01236 | Report Interval Start Date |
| 5 | 26 | TS | O |  |  | 01237 | Report Interval End Date |
| 6 | 12 | CQ | O |  |  | 01238 | Quantity Manufactured |
| 7 | 12 | CQ | O |  |  | 01239 | Quantity Distributed |
| 8 | 1 | ID | O |  | 0329 | 01240 | Quantity Distributed Method |
| 9 | 600 | FT | O |  |  | 01241 | Quantity Distributed Comment |
| 10 | 12 | CQ | O |  |  | 01242 | Quantity in Use |
| 11 | 1 | ID | O |  | 0329 | 01243 | Quantity in Use Method |
| 12 | 600 | FT | O |  |  | 01244 | Quantity in Use Comment |
| 13 | 2 | NM | O | Y/8 |  | 01245 | Number of Product Experience Reports Filed by Facility |
| 14 | 2 | NM | O | Y/8 |  | 01246 | Number of Product Experience Reports Filed by Distributor |

### PDC - product detail country segment

HL7 Attribute Table – PDC – Product Detail Country

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/ # | TBL # | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | XON | R | Y |  | 01247 | Manufacturer/Distributor |
| 2 | 250 | CE | R |  |  | 01248 | Country |
| 3 | 60 | ST | R |  |  | 01249 | Brand Name |
| 4 | 60 | ST | O |  |  | 01250 | Device Family Name |
| 5 | 250 | CE | O |  |  | 01251 | Generic Name |
| 6 | 60 | ST | O | Y |  | 01252 | Model Identifier |
| 7 | 60 | ST | O |  |  | 01253 | Catalogue Identifier |
| 8 | 60 | ST | O | Y |  | 01254 | Other Identifier |
| 9 | 250 | CE | O |  |  | 01255 | Product Code |
| 10 | 4 | ID | O |  | 0330 | 01256 | Marketing Basis |
| 11 | 60 | ST | O |  |  | 01257 | Marketing Approval ID |
| 12 | 12 | CQ | O |  |  | 01258 | Labeled Shelf Life |
| 13 | 12 | CQ | O |  |  | 01259 | Expected Shelf Life |
| 14 | 26 | TS | O |  |  | 01260 | Date First Marketed |
| 15 | 26 | TS | O |  |  | 01261 | Date Last Marketed |

### FAC - facility segment

HL7 Attribute Table – FAC – Facility

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/ # | TBL # | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | EI | R |  |  | 01262 | Facility ID-FAC |
| 2 | 1 | ID | O |  | 0331 | 01263 | Facility Type |
| 3 | 250 | XAD | R | Y |  | 01264 | Facility Address |
| 4 | 250 | XTN | R |  |  | 01265 | Facility Telecommunication |
| 5 | 250 | XCN | O | Y |  | 01266 | Contact Person |
| 6 | 60 | ST | O | Y |  | 01267 | Contact Title |
| 7 | 250 | XAD | O | Y |  | 01166 | Contact Address |
| 8 | 250 | XTN | O | Y |  | 01269 | Contact Telecommunication |
| 9 | 250 | XCN | R | Y |  | 01270 | Signature Authority |
| 10 | 60 | ST | O |  |  | 01271 | Signature Authority Title |
| 11 | 250 | XAD | O | Y |  | 01272 | Signature Authority Address |
| 12 | 250 | XTN | O |  |  | 01273 | Signature Authority Telecommunication |

Παράδειγμα

MSH|^-&|SAP||RAP||200006051512||PEX^P07|...<cr>

EVN|...<cr>

PID|1||””|A^A^A||19230616|F|||||||||||||||||Y|...<cr>

Note:	This section probably needs to have its own

definition of the PID.  PID-3 is a required field in

chapter 3, but in the context of this section probably

shouldn’t be required. I also removed PID-23, Birthplace

(19950710).  A date is not a birthplace.

PES|Eli Lilly and Company||Lilly Corporate

Center^^Indianapolis^IN^46285||

GB95070448A|0|||19950704|19950710|10D|...<cr>

PEO||^Awaiting results of

autopsy|19950704||||^^^^^GB||S|N|D~H~O||Patient admitted via

casualty with increased shortness of breath and left sided

chest pain on 04 JUL 95 for assessment.~11-JUL-95 Patient

admitted 09-JUL-95 at 11:30 PM with an 18 hour history of

diarrhoea followed by collapse. On admission, patient was

exhausted and dehydrated.  She had a rash on both breasts and

abdomen. Patient found to have deteriorating renal function.

Patient commenced IV fluid, however patient was found dead

on 10-JUL-95 morning.  Query vomited and aspirated. Post

mortem requested. Events possibly related to study

PCR|xxxxx^Wonder Drug 1^ATC|N|^antineoplastic|||||||^NON SMALL

CELL LUNG CANCER|...<cr>

RXE|1^^^19950629^19950710|xxxxx^Wonder Drug

1^ATC|1||TAB|||||||||||||||||M1|3||||NON SMALL CELL LUNG

CANCER|...<cr>

RXR|PO|...<cr>

Note:	The message structure for the PEX does not

allow repeating RXE/RXR groups within a PCR group.

This is probably a mistake in the message definition

table for the PEX messages.

PRB|AD|19950704|705^DYSPNEA^MEDR|...<cr>

PRB|AD|19950710|20143^DEATH^MEDR|...<cr>

PRB|AD|19950704|18330^CHEST PAIN^MEDR|...<cr>

PRB|AD|19950709|21197^DIARRHEA^MEDR|...<cr>

PRB|AD|19950709|6432^SYNCOPE^MEDR|...<cr>

PRB|AD|19950709|4966^DEHYDRATION^MEDR|...<cr>

PRB|AD|19950709|20544^KIDNEY FUNCTION ABNORMAL^MEDR|...<cr>

OBX|1|NM|804-

5^lEUKOCYTES^LN||2300|10*3/ml|||||F|19940704|...<cr>

OBX|2|NM|770-8^NEUTROPHILS/100

LEUKOCYTES^LN||1.9|%|||||F|19950704|...<cr>

OBX|3|NM|6299-2^UREA

NITROGEN^LN||22.3|mg%|||||F|19950709|...<cr>

OBX|4|NM|2160-

0^CREATININE^LN||247|mmole|||||F|19950709|...<cr>

NTE|||Additional details must be obtained from the affiliate

in order to assess causality. A three day alert phone call

was made to the FDA on 12-JUL-95|...<cr>

### Waveform

### Specific observation ID suffixes

Κάθε κανάλι κυματομορφής περιέχει δεδομένα για το χρόνο, για το είδος του καναλιού και ψηφιακά δεδομένα για το χρόνο. Η κατηγορία των αποτελεσμάτων της κυματομορφής, που μεταδίδεται σε ένα OBX segment, καθορίζεται από το Observation ID Suffix το οποίο περιέχεται στο OBX-3-observation identifier. Έχουμε τέσσερις συντομογραφίες για τις διαφορετικές κατηγορίες των αποτελεσμάτων κυματομορφής:

| Observation | Suffix | Data Type |
| --- | --- | --- |
| Timing Information | TIM | TS |
| Channel Definition | CHN | CD |
| Waveform Data | WAV | NA or MA |
| Waveform Annotation | ANO | CE |

Το Observation Sub-ID χρησιμοποιείται για να συσχετίσει τα segments αποτελεσμάτων των κατηγορίων TIM, CHN, WAV, και ANO, για ένα δεδομένο κανάλι ή κανάλια σε ένα μήνυμα απόκρισης κυματομορφής.

#### Timing information (TIM) (χρονικές πληροφορίες)

Ορισμός: Το result segment της κατηγορίας TIM, ενημερώνει για την ημερομηνία και ώρα της πρώτης χρονικής στιγμής που έχουμε κάποιο δεδομένο, σε μια ομαδοποίηση καναλιων του Observation Sub-ID. Αν υπαρχει χρονικό κενό στα δεδομένα της κυματομορφής, αυτό πρέπει να φανεί με την μετάδοση ενός νέου result segment της κατηγορίας  TIM, πριν από τα επικείμενα result segments της κατηγορίας WAV, με το ίδιο Observation Sub-ID. Το data type είναι TS.

#### Channel definition data (CHN) (δεδομένα προσδιορισμού του καναλιού)

Ορισμός: Το OBX result segment της κατηγορίας CHN προσδιορίζει τα κανάλια καταγραφής ψηφιακών δεδομένων. Οι κυματομορφές προκύπτουν με δειγματοληψία ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάθε result segment της κατηγορίας CHN προσδιορίζει ένα ή περισσότερα κανάλια. Το πεδίο OBX-5-Observation Value πρέπει να επαναλαμβάνεται για τον προσδιορισμό του κάθε καναλιού. Κάθε περίπτωση ή επαναληψη είναι της μορφής CD data type.Κάθε κανάλι έχει έναν αριθμό (ο οποίος γενικά προσδιορίζει τη θέση του όταν έχουμε στην όθονη πολλά καναλια) και ένα προαιρετικό όνομα ή ετικέτα (label).

#### Waveform digital data (WAV) (ψηφιακά δεδομένα κυματομορφής)

Ορισμός: Το OBX result segment της κατηγορίας WAV, χρησιμοποιείται για την μετάδοση των δεδομένων της πραγματικής κυματομορφής (ψηφιοποιημένες τιμές από έναν από-αναλογικό-σε-ψηφιακό μετασχηματιστή (ADC) ή άλλη πηγή δειγματοληπτικών δεδομένων). Τα result segments της κατηγορίας WAV σχετίζονται με τους ορισμούς των ανταποκρινόμενων σ’ αυτά καναλιών (CHN category OBX result segment) μέσω του Observation Sub-ID. Ο αριθμός των καναλιών που προσδιορίζεται στο result segment της κατηγορίας CHN ορίζει των αριθμό των καναλιών, που προορίζονται για δεδομένα πολύπλεξης, των result segments της κατηγορίας WAV. Για παράδειγμα, αν ένα result segment της κατηγορίας CHN περιέχει έναν ορισμό καναλιού, τότε κάθε result segment της κατηγορίας WAV με το ίδιο Observation Sub-ID, θα περιέχει μόνο ένα κανάλι δεδομένων.

#### Waveform annotation (ANO)

Ορισμός: Το OBX segment της κατηγορίας ANO, χρησιμοποιείται για να μεταδώσει σημειώσεις σχετικές με την κυματομορφή. Τα result segments αυτής της κατηγορίας αναφέρονται στον ορισμό του αποκρινόμενου καναλιού (CHN category OBX result segment ) μέσω του Observation Sub-ID. Ο αριθμός των καναλιών που ορίζονται στην κατηγορία CHN, καθορίζει των αριθμό των καναλιων του annotation που περιέχονται σε κάθε result segment της κατηγορίας ANO. Για παράδειγμα, αν ένα result segment της κατηγορίας CHN περιέχει έναν ορισμό για ένα μόνο κανάλι, τότε τα result segments της κατηγορίας ANO με το ίδιο Observation Sub-ID θα περιέχουν μόνο μία κωδικοποιημένη είσοδο για annotation. Παρόλαυτα, αν ένα result segment της κατηγορίας CHN περιέχει ορισμούς τριών καναλιών, τότε τα result segments της κατηγορίας ANO με το ίδιο Observation Sub-ID πρέπει να περιέχει τρεις ξεχωριστές κωδικοποιημένες εισόδους για annotation.

#### Trigger Events και Ορισμοί Μηνυμάτων

### W01 - waveform result, unsolicited transmission of requested information

Το W01 trigger event αναγνωρίζει τα ORU μηνύματα χρησιμοποιούνται για την μετάδοση δεδομένων κυματομορφής τα οποία είναι αποτέλεσμα μιας εξέτασης ή μιας σειράς παρατηρήσεων. Το W01 trigger event μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση ORU μηνυμάτων που έχουν σταλθεί ως απόκριση σε ένα μήνυμα QRY και προσδιορίζουν, έτσι, ένα  deferred mode query για αποτελέσματα/παρατηρήσεις κυματομορφής.

### W02 - waveform result, response to query

Το W02 trigger event αναγνωρίζει μηνύματα QRF τα οποία αποτελούν την απόκριση σε ένα μήνυμα QRY που προσδιορίζει ένα immediate mode query για αποτελέσματ/παρατηρήσεις κυματομορφής.

#### Ορισμοί Segment

### Συνδυασμός κανόνων για τα OBX segments κυματομορφής

Ένα “battery” αποτελεσμάτων κυματομορφής μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα κανάλια ψηφιακών δεδομένων κυματομορφής. Το Observation Sub-ID χρησιμοποιείται για να συσχετήσει λογικά τα OBX segments των κατηγοριών TIM, CHN και WAV, τα οποία συνδέονται με ένα δεδομένο σετ καναλιών στο “battery” των αποτελεσμάτων. Κάθε ομάδα Sub-ID πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία κατηγορία TIM, μία CHN και μία WAV και τουλάχιστον μία κατηγορία TIM των segments των αποτελεσμάτων πρέπει να προηγείται της πρώτης κατηγορίας WAV των segment  των αποτελεσμάτων σ’ αυτή την ομάδα.

### Περιορισμοί στην απόδοση τιμής των πεδίων του OBX segment

Η κατηγορία των αποτελεσμάτων για ένα δεδομένο OBX segment καθορίζει την τιμή που θα δοθεί στα πεδία αυτού του segment. Οι ακόλουθοι πίνακες δείχνουν τη χρήση του OBX segment για components κυματομορφής. Τα data types, lengths, optionality, και repeat values που φαίνονται στις λίστες δεν αντικαθιστούν το βασικό ορισμό για το OBX segment που δόθηκε στην ενότητα 7.4.2.

Η στήλη OPT/X  μπορεί να πάρει τις τιμές R = Required (απαιτούμενο), O = Optional (προαιρετικό), ή X = Ignored and not valued (παραλείπεται και δεν δίνεται τιμή). Τα  OBX Fields όπου σημειώνεται ένα X, δεν πρέπει να παίρνουν τιμή στα Waveform μηνύματα απόκρισης. Η τιμή που δίνεται στα πεδία πρέπει να ταιριάζει με την τιμή των αντίστοιχων wave category OBX segments.

### OBX segment – κατηγορία TIM

Όταν χρησιμοποιείται το OBX της κατηγορίας TIM, το OBX-2 πρέπει να πάρει την τιμή TS. Συνεπώς, OBX-5 πρέπει να έχει μήκος 26 σύμφωνα με το TS data type.

HL7 Attribute Table - OBX - TIM Category

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00569 | Set ID - OBX |
| 2 | 2 | ID | R |  | 0125 | 00570 | Value Type |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00571 | Observation Identifier |
| 4 | 20 | ST | R |  |  | 00572 | Observation Sub-ID |
| 5 | 26 | TS | R |  |  | 00573 | Observation Value |
| 6 | 250 | CE | X |  |  | 00574 | Units |
| 7 | 60 | ST | X |  |  | 00575 | References Range |
| 8 | 5 | ID | X |  | 0078 | 00576 | Abnormal Flags |
| 9 | 5 | NM | X | Y/5 |  | 00577 | Probability |
| 10 | 2 | ID | X |  | 0080 | 00578 | Nature of Abnormal Test |
| 11 | 1 | ID | R |  | 0085 | 00579 | Observation Result Status |
| 12 | 26 | TS | X |  |  | 00580 | Date Last Observation Normal Values |
| 13 | 20 | ST | X |  |  | 00581 | User Defined Access Checks |
| 14 | 26 | TS | X |  |  | 00582 | Date/Time of the Observation |
| 15 | 250 | CE | X |  |  | 00583 | Producer's ID |
| 16 | 250 | CN | X |  |  | 00584 | Responsible Observer |
| 17 | 250 | CE | X | Y |  | 00936 | Observation Method |
| 18 | 22 | EI | O | Y |  | 01479 | Equipment Instance Identifier |
| 19 | 26 | TS | O |  |  | 01480 | Date/Time of the Analysis |

### OBX segment – κατηγορία CHN

Όταν χρησιμοποιείται το OBX της κατηγορίας CHN, το OBX-2 πρέπει να πάρει την τιμή CD. Συνεπώς, σύμφωνα με το CD data type, πρέπει να έχει μήκος έως 65536.

HL7 Attribute Table - OBX - CHN Category

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00569 | Set ID - OBX |
| 2 | 2 | ID | R |  | 0125 | 00570 | Value Type |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00571 | Observation Identifier |
| 4 | 20 | ST | R |  |  | 00572 | Observation Sub-ID |
| 5 | 65536 | CD | R |  |  | 00573 | Observation Value |
| 6 | 250 | CE | X |  |  | 00574 | Units |
| 7 | 60 | ST | X |  |  | 00575 | References Range |
| 8 | 5 | ID | X |  | 0078 | 00576 | Abnormal Flags |
| 9 | 5 | NM | X | Y/5 |  | 00577 | Probability |
| 10 | 2 | ID | X |  | 0080 | 00578 | Nature of Abnormal Test |
| 11 | 1 | ID | R |  | 0085 | 00579 | Observation Result Status |
| 12 | 26 | TS | X |  |  | 00580 | Date Last Observation Normal Values |
| 13 | 20 | ST | X |  |  | 00581 | User Defined Access Checks |
| 14 | 26 | TS | X |  |  | 00582 | Date/Time of the Observation |
| 15 | 250 | CE | X |  |  | 00583 | Producer's ID |
| 16 | 250 | CN | X |  |  | 00584 | Responsible Observer |
| 17 | 250 | CE | X | Y |  | 00936 | Observation Method |
| 18 | 22 | EI | O | Y |  | 01479 | Equipment Instance Identifier |
| 19 | 26 | TS | O |  |  | 01480 | Date/Time of the Analysis |

### OBX segment - κατηγορία WAV

Όταν χρησιμοποιείται το OBX της κατηγορίας WAV, το OBX-2 μπορεί την τιμή NM ή την MA. Συνεπώς, θα έχει μήκος έως 65536, δεδομένων των data types.

HL7 Attribute Table - OBX - WAV Category

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00569 | Set ID - OBX |
| 2 | 2 | ID | R |  | 0125 | 00570 | Value Type |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00571 | Observation Identifier |
| 4 | 20 | ST | R |  |  | 00572 | Observation Sub-ID |
| 5 | 65536 | NA or MA | C |  |  | 00573 | Observation Value |
| 6 | 250 | CE | X |  |  | 00574 | Units |
| 7 | 60 | ST | X |  |  | 00575 | References Range |
| 8 | 5 | ID | O |  | 0078 | 00576 | Abnormal Flags |
| 9 | 5 | NM | X | Y/5 |  | 00577 | Probability |
| 10 | 2 | ID | X |  | 0080 | 00578 | Nature of Abnormal Test |
| 11 | 1 | ID | R |  | 0085 | 00579 | Observation Result Status |
| 12 | 26 | TS | X |  |  | 00580 | Date Last Observation Normal Values |
| 13 | 20 | ST | X |  |  | 00581 | User Defined Access Checks |
| 14 | 26 | TS | X |  |  | 00582 | Date/Time of the Observation |
| 15 | 250 | CE | X |  |  | 00583 | Producer's ID |
| 16 | 250 | CN | O |  |  | 00584 | Responsible Observer |
| 17 | 250 | CE | X |  |  | 00936 | Observation Method |
| 18 | 22 | EI | O | Y |  | 01479 | Equipment Instance Identifier |
| 19 | 26 | TS | O |  |  | 01480 | Date/Time of the Analysis |

### OBX segment – κατηγορία ANO

Όταν χρησιμοποιείται το OBX της κατηγορίας ANO, το OBX-2 πρέπει να πάρει την τιμή CE. Συνεπώς, το OBX-5  μπορεί να έχει μήκος έως 65536, δεδομένων των data types.

HL7 Attribute Table - OBX - ANO Category

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 00569 | Set ID - OBX |
| 2 | 2 | ID | R |  | 0125 | 00570 | Value Type |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00571 | Observation Identifier |
| 4 | 20 | ST | R |  |  | 00572 | Observation Sub-ID |
| 5 | 250 | CE | C |  |  | 00573 | Observation Value |
| 6 | 250 | CE | X |  |  | 00574 | Units |
| 7 | 60 | ST | X |  |  | 00575 | References Range |
| 8 | 5 | ID | O | Y/5 | 0078 | 00576 | Abnormal Flags |
| 9 | 5 | NM | X |  |  | 00577 | Probability |
| 10 | 2 | ID | X |  | 0080 | 00578 | Nature of Abnormal Test |
| 11 | 1 | ID | R |  | 0085 | 00579 | Observation Result Status |
| 12 | 26 | TS | X |  |  | 00580 | Date Last Observation Normal Values |
| 13 | 20 | ST | X |  |  | 00581 | User Defined Access Checks |
| 14 | 26 | TS | O |  |  | 00582 | Date/Time of the Observation |
| 15 | 250 | CE | X |  |  | 00583 | Producer's ID |
| 16 | 250 | CN | O |  |  | 00584 | Responsible Observer |
| 17 | 250 | CE | X | Y |  | 00936 | Observation Method |
| 18 | 22 | EI | O | Y |  | 01479 | Equipment Instance Identifier |
| 19 | 26 | TS | O |  |  | 01480 | Date/Time of the Analysis |

#### Παραδείγματα Χρήσης

### Example 1: “channel-block” format, using  three separate sets of TIM, CHN, WAV and category OBX segments:

MSH|^~\&|SVL||SVC||19900324101215||ORU^W01|...<cr>

PID|1||4567890||Doe^John^Q^Jr^Mr|...<cr>

OBR|1|5678^SVC|1234^SVL|5^three-channel waveform

recording^99SVL|...<cr>

OBX|1|CD|5&CHN^^99SVL|1|1^ONE^0.5&mv^^200^-

2048&2047||||||F|...<cr>

OBX|2|TS|5&TIM^^99SVL|1|19900324081237.525||||||F|...<cr>

OBX|3|NA|5&WAV^^99SVL|1|0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^

0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-8||||||F|...<cr>

OBX|4|CE|5&ANO^^99SVL|1|^Channel passing through

maxima||||||F|||19900324081237.565|...<cr>

OBX|5|CD|5&CHN^^99SVL|2|2^TWO^0.5&mv^^200^-

2048&2047||||||F|...<cr>

OBX|6|TS|5&TIM^^99SVL|2|19900324081237.525||||||F|...<cr>

OBX|7|NA|5&WAV^^99SVL|2|0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^

0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-8||||||F|...<cr>

OBX|8|CD|5&CHN^^99SVL|3|3^THREE^0.5&mv^^200^-

2048&2047||||||F|...<cr>

OBX|9|TS|5&TIM^^99SVL|3|19900324081237.525||||||F|...<cr>

OBX|10|NA|5&WAV^^99SVL|3|0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1

^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-8||||||F|...<cr>

OBX|11|CE|5&ANO^^99SVL|3|^Channel passing through

zero||||||F|||19900324081237.605|...<cr>

...

### Παράδειγμα 2: “channel-block” format, using a single set of TIM, CHN, WAV and category OBX segments, with multiple channels within the one WAV category result segment:

MSH|^~\&|SVL||SVC||19900324101215||ORU^W01|...<cr>

PID|1||4567890||Doe^John^Q^Jr^Mr|...<cr>

OBR|1|5678^SVC|1234^SVL|5^three-channel waveform

recording^99SVL|...<cr>

OBX|1|CD|5&CHN^^99SVL|1|1^ONE^0.5&mv^^200^-

2048&2047~2^TWO^0.5&mv^^200^-

2048&2047~3^THREE^0.5&mv^^200^-2048&2047||||||F|...<cr>

OBX|2|TS|5&TIM^^99SVL|1|19900324081237.525||||||F|...<cr>

OBX|3|NA|5&WAV^^99SVL|1|

0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-8~

0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-

8~

0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-

8||||||F|...<cr>

OBX|4|CE|5&ANO^^99SVL|1|^Channel passing through

maxima||||||F|||19900324081237.565|...<cr>

OBX|5|CE|5&ANO^^99SVL|1|~~^Channel passing through

zero||||||F|||19900324081237.605|...<cr>

## Chapter 8: Master Files

### Σκοπός

Σε ένα αρχιτεκτονικά ανοιχτό περιβάλλον ιατρικής περίθαλψης, υπάρχει συνήθως ένα σετ φακέλων κοινής αναφοράς για ένα ή περισσότερα συστήματα εφαρμογών. Τέτοιοι φάκελοι ονομάζονται master files. Τυπικά παραδείγματα master files είναι τα ακόλουθα:

master file προσωπικού και γιατρών

master file χρήστη συστήματος (και password)

master file τοποθεσίας (καταμέτρηση-απογραφή και κλινική)

τύπος συσκευής και τοποθεσία (π.χ., σταθμοί εργασίας, τερματικά, εκτυπωτές, κλπ.)

φάκελος ορισμού εργαστηριακών εξετάσεων

φάκελος ορισμού κωδικού εξετάσεων (ακτινολογία)

master file χρεώσεων

master file κατάστασης ασθενή

master file τύπου ασθενή

master file υπηρεσιών

### Trigger Events

Το Master Files Change Notification μήνυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα ακόλουθα trigger events (επιπέδου μηνύματος):

Mnn:   Ένα μήνυμα που περιέχει αλλαγές για ένα master file.

Το nn προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο HL7 master file. Οι τρέχουσες τιμές είναι (βλέπε HL7 πίνακα 0003 - Event type): M01 - master file που δεν προσδιορίζεται αλλιώς (για λόγους συμβατότητας μόνο), M02 - master file προσωπικού/γιατρών, M03 - master file υπηρεσιών/εξετάσεων/παρατήρησης (για λόγους συμβατότητας μόνο),  M04 - master file περιγραφής χρεώσεων,  M05 - master file τοποθεσίας,  M06 - master file κλινικής μελέτης, M08 - M12 -  master file υπηρεσιών/κειμένου/παρατήρησης, M13 - M99 – κενά για μελλοντικές καταχωρήσεις HL7 master files. Οι site-specific master files πρέπει να χρησιμοποιούν έναν κωδικό της μορφής Znn.

Ένα μήνυμα MFN πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα events (επιπέδου φακέλου - "file-level"), όπως προσδιορίζονται στο MFI segment:

REP: Αντικατάσταση της παρούσας έκδοσης του master file από την έκδοση που περιλαμβάνεται στο μήνυμα.

UPD: Αλλαγή των αρχείων των φακέλων όπως ορίζεται στους κωδικούς του event (record-level), για κάθε αρχείο που ακολουθεί.

Αυτά είναι τα μόνα events επιπέδου-αρχείου πρόσφατα ορισμένα. Το REP σημαίνει πως κάθε MFE segment που ακολουθεί θα χρησιμοποιεί τον κωδικό του MAD event.  Το UPD σημαίνει πως τα events είναι ορισμένα σύμφωνα με τον κώδικα επιπέδου-αρχείου που περιέχεται σε κάθε MFE segment σ’ αυτό το μήνυμα.

Ένα μήνυμα MFN μπορεί να περιέχει τα ακόλουθα ("record-level") events, όπως ορίζονται στα MFE segments.

MAD:	Προσθήκη αρχείου στο master file.

MDL:	Διαγραφή αρχείου από το master file.

MUP:	Ανανέωση αρχείου για το master file.

MDC:	Απενεργοποιώ: διακοπτω τη χρήση του αρχείου στο master file, χωρίς να διαγραφεί από τη βάση δεδομένων.

MAC:	Επανανεργοποίηση του απεναργοποιημένου αρχείου.

Η MFD διαδικασία χρηασιμοποιείται για το ακόλουθο trigger event:

MFA:	Master Files Delayed Application Acknowledgment.

### Μηνύματα

### MFN/MFK - master files notification

Η διαδικασία MFN ορίζεται ως εξής:

| MFN^M01-M06^MFN_M01 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| [Z..] } | One or more HL7 and/or Z-segments carrying the data for the entry identified in the MFE segment | (varies) |

| MFK^M01-M06^MFK_M01 | Master File Application Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| { [MFA] } | Master file ACK segment | 8 |

### MFD/ACK - master files delayed application acknowledgment

Η διαδικασία MFD είναι η καθυστερημένη εφαρμογή acknowledgment.

| MFD^MFA^MFD_MFA | Master File Delayed Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| { [MFA] } | Master file ACK segment | 8 |

| ACK^MFA^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### MFQ/MFR - master files query

Η διαδικασία MFQ επιτρέπει σε ένα σύστημα να θέσει ένα query για ένα αρχείο ή για μια ομάδα αρχείων σε ένα συγκεκριμένο master file.

Το query ενός  Master file ορίζεται ως ακολούθως:

| MFQ^M01-M06^MFQ_M01 | Query for Master File Record | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| [DSC] | Continuation | 2 |

| MFR^M01-M06^MFR_M01 | Master Files Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| [QAK] | Query Acknowledgment | 5 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| MFI | Master File Name | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| [Z..] } | One or more HL7 and/or Z-segments carrying the data for the entry identified in the MFE segment. | (varies) |
| [DSC] | Continuation | 2 |

#### Γενικά Segments των Master files

### MFI - master file identification segment

Το Technical Steward για το MFI segment είναι CQ.

Τα πεδία στο MFI segment προσδιορίζονται στον πίνακα HL7 Attribute Table - MFI.

HL7 Attribute Table - MFI - Master File Identification

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  | 0175 | 00658 | Master File Identifier |
| 2 | 180 | HD | O |  |  | 00659 | Master File Application Identifier |
| 3 | 3 | ID | R |  | 0178 | 00660 | File-Level Event Code |
| 4 | 26 | TS | O |  |  | 00661 | Entered Date/Time |
| 5 | 26 | TS | O |  |  | 00662 | Effective Date/Time |
| 6 | 2 | ID | R |  | 0179 | 00663 | Response Level Code |

### MFE - master file entry segment

The Technical Steward for the MFE segment is CQ.

HL7 Attribute Table - MFE - Master File Entry

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | ID | R |  | 0180 | 00664 | Record-Level Event Code |
| 2 | 20 | ST | C |  |  | 00665 | MFN Control ID |
| 3 | 26 | TS | O |  |  | 00662 | Effective Date/Time |
| 4 | 200 | Varies | R | Y |  | 00667 | Primary Key Value - MFE |
| 5 | 3 | ID | R | Y | 0355 | 01319 | Primary Key Value Type |

### MFA - master file acknowledgment segment

The Technical Steward for the MFA segment is CQ.

The MFA segment contains the following fields as defined in HL7 Attribute Table - MFA - Master File Acknowledgment

HL7 Attribute Table - MFA - Master File Acknowledgment

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | ID | R |  | 0180 | 00664 | Record-Level Event Code |
| 2 | 20 | ST | C |  |  | 00665 | MFN Control ID |
| 3 | 26 | TS | O |  |  | 00668 | Event Completion Date/Time |
| 4 | 250 | CE | R |  | 0181 | 00669 | MFN Record Level Error Return |
| 5 | 250 | CE | R | Y | 9999 | 01308 | Primary Key Value - MFA |
| 6 | 3 | ID | R | Y | 0355 | 01320 | Primary Key Value Type - MFA |

#### Γενικά Παραδείγματα των Master Files

### ZL7 segment (προτεινόμενο παράδειγμα μόνο)

HL7 Attribute Table – ZL7 – (proposed example only)

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  | xxxx | xxxxx | HL7 table entry for table xxxx |
| 2 | 3 | NM | R |  | xxxx | xxxxx | Display-sort-key |

### MFN message με original acknowledgment mode

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|19910918060544||MFN^M01|MSG

ID002|P|2.4

MFI|0006^RELIGION^HL7||UPD|||AL

MFE|MAD|199109051000|199110010000|U^Buddhist^HL7|CE

ZL7|U^Buddhist^HL7|3^^Sortkey

MFE|MAD|199109051015|199110010000|Z^Zen Buddhist^HL7|CE

ZL7|Z^Zen Buddhist^HL7|12^^Sortkey

Σ’ αυτή την περίπτωση, το primary key περιέχει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για αυτόν τον απλό πίνακα, έτσι ώστε το  HL7 segment θα μπορούσε να κατασκευαστεί ΜΟΝΟ με ένα πεδίο, το "sort-key", χωρίς να χρειάζεται να επεναλαμβάνεται η τιμή του primary key όπως έχει γίνει στο παράδειγμα.

Το MFK (master file application acknowledgment) είναι ένα original mode acknowledgment του HL7 μηνύματος σύμφωνα με το MFI Response Level Code του "AL".

MSH|^~\&|HL7LAB|CH|HL7ADT|UH|19910918060546||MFK|MSGID99

002|P|2.4

MSA|AA|MSGID002

MFI|0006^RELIGION^HL7||UPD||AL

MFA|MAD|199109051000|19910918060545|S|U^Buddhist^HL7|CE

MFA|MAD|199109051015|19910918060545|S|Z^Zen

Buddhist^HL7|CE

### Staff and Practitioner Master Files

### MFN/MFK - staff/practitioner master file message

Τα segments STF (αναγνώριση προσωπικού), PRA (λεπτομέρειες για τους πρακτικούς γιατρούς-practitioners) και ORG (practitioner organization unit segment) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μετάδοση πληροφόριών των master files μεταξύ των συστημάτων. Το STF segment παρέχει γενικές πληροφορίες για το προσωπικό. Τα PRA και ORG segments παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες γιά κάποιο μέλος του προσωπικού που είναι επιπλέον και πρακτικός γιατρός. Υπάρχουν και άλλα segments που έχουν οριστεί για να ακολουθούν το STF segment και να παρέχουν επιπλέον λεπτομέρειες για μια συγκεκριμένη κατηγορία των μελών του προσωπικού: τα  PRA και ORG segments είναι τα πρώτα segments αυτού του είδους. Όταν τα STF, PRA και ORG segments παίρνουν μέρος σε ένα MFN message, ο ακριβής ορισμός είναι ο ακόλουθος:

| MFN^M02^MFN_M02 | Master File Notification for Staff/Practitioner | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| STF | Staff Identification | 15 |
| [PRA] | Practitioner Detail | 15 |
| [ORG] | Practitioner Organization Unit Segment | 15 |
| } |  |  |

| MFK^M02^MFK_M01 | Master File Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Acknowledgment | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| [{MFA}] | Master File ACK segment | 8 |

Όταν τα STF και PRA segments χρησιμοποιούνται στο MFR message, το τμήμα αυτό του μηνύματος:

{MFE

[Z..]}

αντικαθίσταται από:

{MFE

STF

[PRA]

[ORG]

}

### Παράδειγμα: staff and health practitioner master file MFN message

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|19910918060544||MFN^M02|MSG

ID002|P|2.4|||AL|NE

MFI|PRA^Practitioner Master File^HL70175||UPD|||AL

MFE|MAD|U2246|199110011230|PMF98123789182^^PLW

STF|PMF98123789182^^PLW|U2246^^^PLW~111223333^^^USSSA^SS

|KILDARE^RICHARD^J^JR^DR^M.D.|P|M|19511004|A|^ICU|^MED|(

206)689-1999X345CO~(206)283-3334CH(206)689-

1345X789CB|214 JOHNSON ST^SUITE

200^SEATTLE^WA^98199^H~3029 24TH AVE W^^SEATTLE,

WA^98198^O |19890125^UMC&University Medical

Center&L01||PMF88123453334|74160.2326@COMPUSERV.COM|B

PRA|PMF98123789182^^PLW|^KILDARE FAMILY

PRACTICE|ST|I|OB/GYN^STATE BOARD OF OBSTETRICS AND

GYNECOLOGY^C^19790123|1234887609^UPIN~1234987^CTY^MEC

OSTA~223987654^TAX~1234987757^DEA~12394433879^MDD^CA|ADM

IT&&ADT^MED&&L2^19941231~DISCH&&ADT^MED&&L2^19941231|

### Master Files Υπηρεσιών/Εξετάσεων/Παρατήρησης

### Γενική προσέγγιση

Αυτά τα segments προσδιορίζουν τη μορφή για τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τις παρατηρήσεις που διεξάγει μια κλινική ή διαγνωστική υπηρεσία και τις στέλνει στους «πελάτες» της.

Σε μελλοντικές εκδόσεις του Standard, τα τμήματα των παρατηρήσεων/batteries έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι διαφορετικά segments:

με αριθμητικές τιμές, θα απαίτουσε την μετάδοση των OM1, OM2, και OM4. OM1 περιέχει τα τμήματα που εφαρμόζονται σε όλες τις παρατηρήσεις

OM2 εφαρμόζεται σε παρατηρήσεις με αριθμητική τιμή

OM3 εφαρμόζεται σε παρατηρήσεις κειμένου ή κωδικοποιημένων τιμών

OM4 εφαρμόζεται σε παρατηρήσεις ή batteries που απαιτούν δείγματα

OM5 περιέχει τα τμήματα των batteries, ή σετ παρατηρήσεων ή άλλων batteries

OM6 περιέχει τις ποσότητες (παρατηρήσεις στη γενικότερη έννοια) που έχουν προκύψει από μία ή περισσοτερες παρατηρήσεις

OM7 περιέχει πρόσθετα βασικά τμήματα που εφαρμόζονται στον ορισμό των περισσότερων παρατηρήσεων/υπηρεσιών.

Έτσι, ο πλήρης προσδιορισμός μιας παρατήρησης εργαστηρίου

Σε ότι ακολουθεί, η χρήση του OMx αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα έξι segments προσδιορισμού μιας παρατήρησης. Κάθε περίπτωση ένος OMx segment περιέχει πληροφορίες για μια παρατήρηση ή ένα battery παρατηρήσεων. Τα OMx segments έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να «περιεκτικά» και να εξυπηρετούν τα τμήματα πολλών ειδών παρατηρήσεων.

Τα περισσότερα από τα πεδία με data type TX σ’ αυτά τα segments περιλαμβάνουν πληροφορίες, που τυπικά περιέχονται σε έναν οδηγό (manual) για χρήση διαγνωστικών υπηρεσιών.  Τέτοια πεδία πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο που μεταφράζονται ή χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και όχι πως μεταφράζονται από έναν υπολογιστή.

### MFN/MFK - service/test/observation master file

Η χρήση των OMx segments στα μηνύματα Master Files MFN και MFR περιγράφεται στις ενότητες Sections 0, "MFN/MFK - master files notification," και 0, "MFQ/MFR - master files query". Βασικά, οι ομαδοποιήσεις των segment που περιγράφονται παρακάτω ακολουθούν τα  MFI και MFE segments σ’ αυτά τα μηνύματα (αντικαθιστώντας το [Z...] τμήμα) ως εξής:

| MFN^M03^MFN_M03 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| OM1 | General Segment (Fields That Apply to Most Observations) | 8 |
| ??? | [other segments(s)] |  |
| } |  |  |

Όπου άλλα segments μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους συνδυασμούς:

MFI-1 - Master file identifier = OMA, για παρατηρήσεις που αφόρουν νούμερα (second component of MSH-9 - Message type = M08).

[

[OM2]	    Numeric Observation Segment

[OM3]	    Categorical Service/Test/Observation Segment

[OM4]	    Observations that Require Specimens

]

| MFN^M08^MFN_M08 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| OM1 | General Segment (Fields That Apply to Most Observations) | 8 |
| [OM2] | Numeric Observation Segment | 8 |
| [OM3] | Categorical Service/Test/Observation Segment | 8 |
| [OM4] | Observations that Require Specimens | 8 |
| } |  |  |

ή

MFI-1 - Master file identifier = OMB, για παρατηρήσεις που αφορούν κατηγορίες (second component of MSH-9 - Message type = M09).

[OM3		Categorical Service/Test/Observation Segment

[{OM4}]	Observations that Require Specimens

]

| MFN^M09^MFN_M09 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| OM1 | General Segment (Fields That Apply to Most Observations) | 8 |
| [OM3 | Categorical Service/Test/Observation Segment | 8 |
| [{OM4}] | Observations that Require Specimens | 8 |
| ] |  |  |
| } |  |  |

ή

MFI-1 - Master file identifier = OMC, για παρατηρήσεις που αφορούν batteries (second component of MSH-9 - Message type = M10).

[OM5		Observation Batteries

[{OM4}]	Observations that Require Specimens

]

| MFN^M10^MFN_M10 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| OM1 | General Segment (Fields That Apply to Most Observations) | 8 |
| [OM5 | Observation Batteries | 8 |
| [{OM4}] | Observations that Require Specimens | 8 |
| ] |  |  |
| } |  |  |

ή

MFI-1 - Master file identifier = OMD, παρατηρήσεις που προκύπτουν από υπολογισμούς (second component of MSH-9 - Message type = M11).

[OM6		Observations Calculated from Other Observations

OM2]		Numeric Observation Segment

| MFN^M11^MFN_M11 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| OM1 | General Segment (Fields That Apply to Most Observations) | 8 |
| [OM6 | Observations Calculated from Other Observations | 8 |
| OM2] | Numeric Observation Segment | 8 |
| } |  |  |

ή

MFI-1 - Master file identifier = OME, πρόσθετα βασικά τμήματα παρατήρησης/υπηρεσιών (second component of MSH-9 - Message type = M12).

[OM7]	Other basic observation/service attributes

| MFN^M12^MFN_M12 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| OM1 | General Segment (Fields That Apply to Most Observations) | 8 |
| [OM7] | Other Basic Observation/Service Attributes | 8 |
| } |  |  |

### OM1 - general segment (fields that apply to most observations)

Το Technical Steward  για το OM1 segment είναι ORDERS.

Το OM1 segment περιέχει τα τμήματα που εφαρμόζονται στους ορισμούς των περισσότερων παρατηρήσεων. Αυτό το segment περιέχει επίσης τα τμήματα των πεδίων που προσδιορίζουν ποια πρόσθετα segments μπορεί να οριστούν για την συγκεκριμένη παρατήρηση.

HL7 Attribute Table - OM1 - General Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | R |  |  | 00586 | Sequence Number - Test/Observation Master File |
| 2 | 250 | CE | R |  | 9999 | 00587 | Producer's Service/Test/Observation ID |
| 3 | 12 | ID | O | Y | 0125 | 00588 | Permitted Data Types |
| 4 | 1 | ID | R |  | 0136 | 00589 | Specimen Required |
| 5 | 250 | CE | R |  | 9999 | 00590 | Producer ID |
| 6 | 200 | TX | O |  |  | 00591 | Observation Description |
| 7 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00592 | Other Service/Test/Observation IDs for the Observation |
| 8 | 200 | ST | R | Y |  | 00593 | Other Names |
| 9 | 30 | ST | O |  |  | 00594 | Preferred Report Name for the Observation |
| 10 | 8 | ST | O |  |  | 00595 | Preferred Short Name or Mnemonic for Observation |
| 11 | 200 | ST | O |  |  | 00596 | Preferred Long Name for the Observation |
| 12 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00597 | Orderability |
| 13 | 250 | CE | O | Y | 9999 | 00598 | Identity of Instrument Used to Perform this Study |
| 14 | 250 | CE | O | Y | 9999 | 00599 | Coded Representation of Method |
| 15 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00600 | Portable Device Indicator |
| 16 | 250 | CE | O | Y | 9999 | 00601 | Observation Producing Department/Section |
| 17 | 250 | XTN | O |  |  | 00602 | Telephone Number of Section |
| 18 | 1 | IS | R |  | 0174 | 00603 | Nature of Service/Test/Observation |
| 19 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00604 | Report Subheader |
| 20 | 20 | ST | O |  |  | 00605 | Report Display Order |
| 21 | 26 | TS | O |  |  | 00606 | Date/Time Stamp for any change in Definition for the Observation |
| 22 | 26 | TS | O |  |  | 00607 | Effective Date/Time of Change |
| 23 | 20 | NM | O |  |  | 00608 | Typical Turn-Around Time |
| 24 | 20 | NM | O |  |  | 00609 | Processing Time |
| 25 | 40 | ID | O | Y | 0168 | 00610 | Processing Priority |
| 26 | 5 | ID | O |  | 0169 | 00611 | Reporting Priority |
| 27 | 250 | CE | O | Y | 9999 | 00612 | Outside Site(s) Where Observation may be Performed |
| 28 | 250 | XAD | O | Y |  | 00613 | Address of Outside Site(s) |
| 29 | 250 | XTN | O |  |  | 00614 | Phone Number of Outside Site |
| 30 | 1 | IS | O |  | 0177 | 00615 | Confidentiality Code |
| 31 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00616 | Observations Required to Interpret the Observation |
| 32 | 65536 | TX | O |  |  | 00617 | Interpretation of Observations |
| 33 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00618 | Contraindications to Observations |
| 34 | 250 | CE | O | Y | 9999 | 00619 | Reflex Tests/Observations |
| 35 | 80 | TX | O |  |  | 00620 | Rules that Trigger Reflex Testing |
| 36 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00621 | Fixed Canned Message |
| 37 | 200 | TX | O |  |  | 00622 | Patient Preparation |
| 38 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00623 | Procedure Medication |
| 39 | 200 | TX | O |  |  | 00624 | Factors that may Affect Affect the Observation |
| 40 | 60 | ST | O | Y |  | 00625 | Service/Test/Observation Performance Schedule |
| 41 | 65536 | TX | O |  |  | 00626 | Description of Test Methods |
| 42 | 250 | CE | O |  | 0254 | 00937 | Kind of Quantity Observed |
| 43 | 250 | CE | O |  | 0255 | 00938 | Point Versus Interval |
| 44 | 200 | TX | O |  | 0256/0257 | 00939 | Challenge Information |
| 45 | 250 | CE | O |  | 0258 | 00940 | Relationship Modifier |
| 46 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00941 | Target Anatomic Site Of Test |
| 47 | 250 | CE | O |  | 0259 | 00942 | Modality Of Imaging Measurement |

### OM2 - numeric observation segment

Το Technical Steward για  το OM2 segment είναι ORDERS.

Αυτό το segment περιέχει τα τμήματα των παρατηρήσεων με συνεχείς τιμές (συμπεριλαμβανομένων αυτών με data types νούμερο, ημερομηνία, ή χρόνο). Μπορεί να εφαρμοστεί σε batteries παρατήρησης τύπου A και C (βλέπε OM1-18 - Nature of service/test/observation).

HL7 Attribute Table - OM2 - Numeric Observation

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | O |  |  | 00586 | Sequence Number- Test/Observation Master File |
| 2 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00627 | Units of Measure |
| 3 | 10 | NM | O | Y |  | 00628 | Range of Decimal Precision |
| 4 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00629 | Corresponding SI Units of Measure |
| 5 | 60 | TX | O |  |  | 00630 | SI Conversion Factor |
| 6 | 250 | CM | O |  |  | 00631 | Reference (Normal) Range - Ordinal and Continuous Observations |
| 7 | 205 | CM | O |  |  | 00632 | Critical Range for Ordinal and Continuous Observations |
| 8 | 250 | CM | O |  |  | 00633 | Absolute Range for Ordinal and Continuous Observations |
| 9 | 250 | CM | O | Y |  | 00634 | Delta Check Criteria |
| 10 | 20 | NM | O |  |  | 00635 | Minimum Meaningful Increments |

### OM3 - categorical service/test/observation segment

Το Technical Steward για το OM3 segment είναι ORDERS.

Αυτό το segment εφαρμόζεται σε ελεύθερο κείμενο και άλλα μη-αριθμητικά data types.

HL7 Attribute Table - OM3 - Categorical Service/Test/Observation

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | O |  |  | 00586 | Sequence Number- Test/Observation Master File |
| 2 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00636 | Preferred Coding System |
| 3 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00637 | Valid Coded "Answers" |
| 4 | 250 | CE | O | Y | 9999 | 00638 | Normal Text/Codes for Categorical Observations |
| 5 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00639 | Abnormal Text/Codes for Categorical Observations |
| 6 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00640 | Critical Text/Codes for Categorical Observations |
| 7 | 2 | ID | O |  | 0125 | 00570 | Value Type |

### OM4 - observations that require specimens segment

Το Technical Steward για το OM4 segment είναι ORDERS.

Αυτό το segment εφαρμόζεται σε παρατηρήσεις/batteries που απαιτούν ένα δείγμα για την διεξαγωγή τους. Όταν μία παρατήρηση ή ένα battery απαιτεί πολλαπλά δείγματα για την διεξαγωγή τους, μπορεί να συμπεριληφθούν πολλαπλά segments, ένα για κάθε τύπο δείγματος.

HL7 Attribute Table - OM4 - Observations that Require Specimens

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | O |  |  | 00586 | Sequence Number- Test/Observation Master File |
| 2 | 1 | ID | O |  | 0170 | 00642 | Derived Specimen |
| 3 | 60 | TX | O |  |  | 00643 | Container Description |
| 4 | 20 | NM | O |  |  | 00644 | Container Volume |
| 5 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00645 | Container Units |
| 6 | 250 | CE | O |  | 9999 | 00646 | Specimen |
| 7 | 250 | CE | O |  | 0371 | 00647 | Additive |
| 8 | 10240 | TX | O |  |  | 00648 | Preparation |
| 9 | 10240 | TX | O |  |  | 00649 | Special Handling Requirements |
| 10 | 20 | CQ | O |  |  | 00650 | Normal Collection Volume |
| 11 | 20 | CQ | O |  |  | 00651 | Minimum Collection Volume |
| 12 | 10240 | TX | O |  |  | 00652 | Specimen Requirements |
| 13 | 1 | ID | O | Y | 0027 | 00653 | Specimen Priorities |
| 14 | 20 | CQ | O |  |  | 00654 | Specimen Retention Time |

### OM5 - observation batteries (sets)  segment

Το Technical Steward για το OM5 segment είναι ORDERS.

Αυτό το segment περιέχει τις πληροφορίες για τα batteries και τα supersets (με φυσικό κωδικό F, P ή S, όπως περιγράφεται στο OM1-18 - Nature of service/test/observation).

HL7 Attribute Table - OM5 - Observation Batteries (Sets)

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | O |  |  | 00586 | Sequence Number- Test/Observation Master File |
| 2 | 250 | CE | O | Y | 9999 | 00655 | Test/Observations Included within an Ordered Test Battery |
| 3 | 250 | ST | O |  |  | 00656 | Observation ID Suffixes |

### OM6 - Observations that are calculated from other observations segment

Το Technical Steward για το OM6 segment είναι ORDERS.

Αυτό το segment περιέχει τις πληροφορίες για τις ποσότητες οι οποίες προκύπτουν από μία ή περισσότερες ποσότητες ή απευθείας παρατηρήσεις με λογικά ή μαθηματικά μέσα.

HL7 Attribute Table - OM6 - Observations that are Calculated from Other Observations

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | O |  |  | 00586 | Sequence Number- Test/Observation Master File |
| 2 | 10240 | TX | O |  |  | 00657 | Derivation Rule |

### OM7 - additional basic attributes (fields that apply to most observations/services)

Το OM7 segment περιέχει πρόσθετα βασικά τμήματα που εφαρμόζονται στον ορισμό των περισσότερων παρατηρήσεων/υπηρεσιών.

HL7 Attribute Table - OM7 - Additional Basic Attributes

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | NM | R |  |  | 00586 | Sequence Number - Test/Observation Master File |
| 2 | 250 | CE | R |  |  | 00238 | Universal Service Identifier |
| 3 | 250 | CE | O | Y | 0412 | 01481 | Category Identifier |
| 4 | 200 | TX | O |  |  | 01482 | Category Description |
| 5 | 200 | ST | O | Y |  | 01483 | Category Synonym |
| 6 | 26 | TS | O |  |  | 01484 | Effective Test/Service Start Date/Time |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 01485 | Effective Test/Service End Date/Time |
| 8 | 5 | NM | O |  |  | 01486 | Test/Service Default Duration Quantity |
| 9 | 250 | CE | O |  | 9999 | 01487 | Test/Service Default Duration Units |
| 10 | 60 | IS | O |  | 0335 | 01488 | Test/Service Default Frequency |
| 11 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01489 | Consent Indicator |
| 12 | 250 | CE | O |  | 0413 | 01490 | Consent Identifier |
| 13 | 26 | TS | O |  |  | 01491 | Consent Effective Start Date/Time |
| 14 | 26 | TS | O |  |  | 01492 | Consent Effective End Date/Time |
| 15 | 5 | NM | O |  |  | 01493 | Consent Interval Quantity |
| 16 | 250 | CE | C |  | 0414 | 01494 | Consent Interval Units |
| 17 | 5 | NM | O |  |  | 01495 | Consent Waiting Period Quantity |
| 18 | 250 | CE | C |  | 0414 | 01496 | Consent Waiting Period Units |
| 19 | 26 | TS | O |  |  | 00607 | Effective Date/Time of Change |
| 20 | 250 | XCN | O |  |  | 00224 | Entered By |
| 21 | 200 | PL | O | Y |  | 01497 | Orderable-at Location |
| 22 | 1 | IS | O |  | 0473 | 01498 | Formulary Status |
| 23 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01499 | Special Order Indicator |
| 24 | 250 | CE | O | Y | 0132 | 01306 | Primary Key Value - CDM |

### Master Files Τοποθεσίας

### Patient location master file message (MFN/MFK)

Αυτή η ενότητα ασχολείται αποκλειστικά με την περιγραφή ενός μηνύματος master file που πρέπει να χρησιμοποιείται για την μετάδοση πληροφοριών που αναγνωρίζουν όλα τα «περιεχόμενα» σε μια τοποθεσία περίθαλψης , όπως νοσοκομειακές μονάδες, δωμάτια, κρεβάτια, κλινικές, εξεταστήρια, κλπ. Σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, αυτό το segment μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας που βρίσκεται ένας ασθενής, σε άλλες εφαρμογές.  Το segment ακόμη περιλαμβάνει την κατάσταση ετοιμότητας και τους χώρους υποστήριξης των τοποθεσιών που βρίσκεται ένας ασθενής. Τα  LOC, LCH, LRL, LDP, και LCC segments πρέπει να επεξεργαστούν από τα MFI και MFE segments. Στο ακόλουθο μήνυμα το πεδίο του MFI-1 - Master file identifier πρέπει να είναι ίσο με "LOC".

| MFN^M05^MFN_M05 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| LOC | Patient Location Master | 8 |
| [{LCH}] | Location Characteristic | 8 |
| [{LRL}] | Location Relationship | 8 |
| { LDP | Location Department | 8 |
| [{LCH}] | Location Characteristic | 8 |
| [{LCC}] | Location Charge Code | 8 |
| } |  |  |
| } |  |  |

Όταν το LCH segment εμφανίζεται αμέσως μετά το LOC segment, μεταφέρει τα όμοια χαρακτηριστικά των τμημάτων που ενδέχεται να χρησιμοποιούν το ίδιο δωμάτιο. Όταν το LCH segment εμφανίζεται αμέσως μετά το LDP segment, μεταδίδει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των τμημάτων που ενδέχεται να χρησιμοποιούν το ίδιο δωμάτιο.

| MFK^M05^MFK_M01 | Master File Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Acknowledgment | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| [{MFA}] | Master File ACK | 8 |

Master Files Query Response: όταν το LOC segment χρησιμοποιείται στο MFR message, το τμήμα του μηνύματος που αναπαρίσταται από:

| {MFE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [Z..]} |  |

αντικαθίσταται από:

| {MFE | Master File Entry |  |
| --- | --- | --- |
| LOC | Patient Location Master |  |
| [{LCH}] | Location Characteristic |  |
| [{LRL}] | Location Relationship |  |
| {LDP | Location Department |  |
| [{LCH}] | Location Characteristic |  |
| [{LCC}] | Location Charge Code }} |  |

### LOC - location identification segment

Το Technical Steward για το LOC segment είναι PAFM.

Το LOC segment μπορεί να αναγνωρίσει οποιαδήποτε τοποθεσία ασθενή αναφέρεται από τα συστήματα πληροφοριών. Αυτό δεν προβλέπεται να περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον πρόσφατο ένοικο ή την παρούσα χρήση μιας τοποθεσίας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα LOC segment για κάθε τοποθεσία ασθενή. Αν αυτό είναι επιθυμητό, μπορεί να υπάρχει ένα LOC segment για κάθε νοσοκομειακό τμήμα και δωμάτιο.

HL7 Attribute Table - LOC - Location Identification

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | PL | R |  |  | 01307 | Primary Key Value - LOC |
| 2 | 48 | ST | O |  |  | 00944 | Location Description |
| 3 | 2 | IS | R | Y | 0260 | 00945 | Location Type - LOC |
| 4 | 250 | XON | O | Y |  | 00947 | Organization Name - LOC |
| 5 | 250 | XAD | O | Y |  | 00948 | Location Address |
| 6 | 250 | XTN | O | Y |  | 00949 | Location Phone |
| 7 | 250 | CE | O | Y | 0461 | 00951 | License Number |
| 8 | 3 | IS | O | Y | 0261 | 00953 | Location Equipment |
| 9 | 1 | IS | O |  | 0442 | 01583 | Location Service Code |

### LCH - location characteristic segment

Το Technical Steward για το LCH segment είναι PAFM.

Το LCH segment χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών της τοποθεσίας, που καθορίζουν ποιοι ασθενείς θα εισαχθούν στο δωμάτιο ή το κρεβάτι. Περιέχει τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας που αφορούν στο δωμάτιο ή το κρεβάτι, τα οποία αναγνωρίζονται από το LOC segment. Θα πρέπει να υπάρχει ένα LCH segment για κάθε τμήμα.

Όταν το LCH segment εμφανίζεται αμέσως μετά το LOC segment, μεταφέρει τα όμοια χαρακτηριστικά των τμημάτων που ενδέχεται να χρησιμοποιούν το ίδιο δωμάτιο. Όταν το LCH segment εμφανίζεται αμέσως μετά το LDP segment, μεταδίδει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των τμημάτων που ενδέχεται να χρησιμοποιούν το ίδιο δωμάτιο. Για παράδειγμα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι πολύ πιθανό να ποικίλουν ανάλογα με το ποιο τμήμα χρησιμποιεί το δωμάτιο: διδασκαλία, φύλο, προσωπικό, σύστημα οργάνωσης, overflow, ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι πιθανό να παραμένουν τα ίδια.

HL7 Attribute Table - LCH - Location Characteristic

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | PL | R |  |  | 01305 | Primary Key Value - LCH |
| 2 | 3 | ID | O |  | 0206 | 00763 | Segment Action Code |
| 3 | 80 | EI | O |  |  | 00764 | Segment Unique Key |
| 4 | 250 | CE | R |  | 0324 | 01295 | Location Characteristic ID |
| 5 | 250 | CE | R |  | 0136/ 0262/ 0263 | 01294 | Location Characteristic Value-LCH |

### LRL - location relationship segment

Το Technical Steward για το LRL segment είναι PAFM.

Το LRL segment χρησιμοποιείται της σχέσης μιας τοποθεσίας με μια άλλη ή με το πλησιέστερο εργαστήριο ή με το φαρμακείο κλπ.

HL7 Attribute Table - LRL - Location Relationship

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | PL | R |  |  | 00943 | Primary Key Value - LRL |
| 2 | 3 | ID | O |  | 0206 | 00763 | Segment Action Code |
| 3 | 80 | EI | O |  |  | 00764 | Segment Unique Key |
| 4 | 250 | CE | R |  | 0325 | 01277 | Location Relationship ID |
| 5 | 250 | XON | C | Y |  | 01301 | Organizational Location Relationship Value |
| 6 | 80 | PL | C |  |  | 01292 | Patient Location Relationship Value |

### LDP - location department segment

Το Technical Steward για το LDP segment είναι PAFM.

Το LDP segment αναγνωρίζει τον τρόπο που χρησιμοποιείται το δωμάτιο ενός ασθενή, από ένα συγκεκριμένο τμήμα. Όταν μπορούν να χρησιμοποιούν πολλά τμημάτα ένα δωμάτιο, τότε μπορούμε να έχουμε πόλλα  LDP segments να ακολουθούν μετά από ένα LOC segment. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα LDP segment για κάθε LOC segment. Σκοπός αυτού του  segment δεν είναι να περιέχει πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση του δωματίου.

HL7 Attribute Table - LDP - Location Department

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | PL | R |  |  | 00963 | Primary Key Value - LDP |
| 2 | 250 | CE | R |  | 0264 | 00964 | Location Department |
| 3 | 3 | IS | O | Y | 0069 | 00965 | Location Service |
| 4 | 250 | CE | O | Y | 0265 | 00966 | Specialty Type |
| 5 | 1 | IS | O | Y | 0004 | 00967 | Valid Patient Classes |
| 6 | 1 | ID | O |  | 0183 | 00675 | Active/Inactive Flag |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 00969 | Activation Date LDP |
| 8 | 26 | TS | O |  |  | 00970 | Inactivation Date - LDP |
| 9 | 80 | ST | O |  |  | 00971 | Inactivated Reason |
| 10 | 80 | VH | O | Y | 0267 | 00976 | Visiting Hours |
| 11 | 250 | XTN | O |  |  | 00978 | Contact Phone |
| 12 | 250 | CE | O |  | 0462 | 01584 | Location Cost Center |

### LCC - location charge code segment

Το Technical Steward για το LCC segment είναι PAFM.

Το προαιρετικό LCC segment  αναγνωρίζει τον τρόπο που χρεώνεται το δωμάτιο ενός ασθενή από ένα συγκεκριμένο τμήμα του νοσοκομείου. Ένα τμήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς κωδικούς για το ίδιο δωμάτιο ή κρεβάτι, οπότε μπορεί να έχουμε πολλαπλά LCC segments μετά από ένα LDP segment.

HL7 Attribute Table - LCC - Location Charge Code

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | PL | R |  |  | 00979 | Primary Key Value - LCC |
| 2 | 250 | CE | R |  | 0264 | 00964 | Location Department |
| 3 | 250 | CE | O | Y | 0129 | 00980 | Accommodation Type |
| 4 | 250 | CE | R | Y | 0132 | 00981 | Charge Code |

### Παράδειγμα: MFN location master file message

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|19910918060544||MFN^M05|MSG

ID002|P|2.4||AL|NE<cr>

MFI|LOC||UPD|||AL<cr>

MFE|MAD|PMF98123789182|199110011230|3A^RM17^17-

2^FAC1<cr>

LOC|3A^RM17^17-2^FAC1|BEST BED IN UNIT|B|UNIVERSITY

HOSPITAL|54326 SAND P0INT

WAY^^SEATTLE^WA^98199|(206)689-1329|92837465998|OXY<cr>

LCH|3A^RM17^17-2^FAC1|||IMP|Y<cr>

LRL|3A^RM17^17-2^FAC1|||LAB|3WEST PATH LAB<cr>

LDP|3A^RM17^17-

2^FAC1|PED|MED|PIN|I|A|19941004||||(206)689-1363<cr>

LCC|3A^RM17^17-2^FAC1|PED|PIC|R38746<cr>

### Master Files Περιγραφής Χρεώσεων

### Charge description master file message (MFN/MFK)

Το CDM master file segment θα ‘πρεπε να χρησιμοποιείται σε αντίθεση με τα γενικα master file segments. Πολύ συχνά τα (interfacing) συστήματα χρειάζεται όχι μόνο να μπορούν να επικοινωνήσουν τα δεδομένα για τις χρεώσεις του ασθενή, αλλά να μπορούν να επικοινωνήσουν και τις εισόδους αναγνώρισης των χρέωσεων, μέσω των οποίων μπορεί μια εφαρμογή να χειριστεί ένα συγκεκριμένο κωδικό χρέωσης.  Στο ακόλουθο μήνυμα, το MFI-master file identifier πρέπει να είναι ίσο με "CDM". Όταν ένα CDM segment χρησιμοποιείται σε ένα MFN μ’ήνυμα, ο ακριβής ορισμός είναι ο ακόλουθος:

| MFN^M04^MFN_M04 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| {MFE | Master File Entry | 8 |
| CDM | Charge Description Master | 8 |
| { [PRC] } | Price Segment | 8 |
| } |  |  |

| MFK^M04^MFK_M01 | Master File Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Acknowledgment | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| { [MFA] } | Master File ACK segment | 8 |

Master File Response Message: Όταν το CDM segment χρησιμοποιείται στο MFR μήνυμα, το τμήμα του μηνύματος που παριστάνεται από:

| {MFE |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Z..] } |  |  |

αντικαθίσταται από:

| {MFE |  |  |
| --- | --- | --- |
| CDM |  |  |
| { [PRC] } |  |  |
| } |  |  |

### CDM -  charge description master segment

Το Technical Steward για το CDM segment είναι PAFM.

Το CDM segment περιέχει τα πεδία για την αναγνώριση οτιδήποτε έχει χρεωθεί στο λογαριασμό του ασθενή, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών, υπηρεσιών, προμηθειών. Σκοπός του είναι να διατηρεί τους κωδικούς χρεώσεων του HIS (Patient Accounting) σε συγχρονισμό με τα διάφορα σύστηματα των τμημάτων. Δεδομένου ενός κωδικού αναγνώρισης των χρεώσεων, τα σχετικά πεδία με την περιγραφή των χρεώσεων του master file θα παρέχουν τα βασικά δεδομένα του λογαριασμού.

Το CDM segment περιέχει τα πεδία που, για ένα πληρωτέο ποσό, παραμένουν τα ίδια ανεξαρτήτως υπηρεσιών, τμημάτων και τύπων ασθενή. Το ακόλουθο PRC segment περιέχει πεδία τα οποία , για το ίδιο πληρωτέο ποσό, ποικίλουν ανάλογα με την υπηρεσία, το τμήμα ή τον τύπο του ασθενή.

HL7 Attribute Table - CDM - Charge Description Master

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  | 0132 | 01306 | Primary Key Value - CDM |
| 2 | 250 | CE | O | Y | 9999 | 00983 | Charge Code Alias |
| 3 | 20 | ST | R |  |  | 00984 | Charge Description Short |
| 4 | 250 | ST | O |  |  | 00985 | Charge Description Long |
| 5 | 1 | IS | O |  | 0268 | 00986 | Description Override Indicator |
| 6 | 250 | CE | O | Y | 9999 | 00987 | Exploding Charges |
| 7 | 250 | CE | O | Y | 0088 | 00393 | Procedure Code |
| 8 | 1 | ID | O |  | 0183 | 00675 | Active/Inactive Flag |
| 9 | 250 | CE | O | Y | 0463 | 00990 | Inventory Number |
| 10 | 12 | NM | O |  |  | 00991 | Resource Load |
| 11 | 250 | CK | O | Y |  | 00992 | Contract Number |
| 12 | 250 | XON | O | Y |  | 00993 | Contract Organization |
| 13 | 1 | ID | O |  | 0136 | 00994 | Room Fee Indicator |

### PRC -  pricing segment

Το Technical Steward για το PRC segment είναι PAFM.

Το PRC segment περιέχει τις πληροφορίες των τιμών για το πληρωτέο ποσό που προηγείται του CDM segment. Περιέχει τα πεδία που, για το ίδιο πληρωτέο ποσό, μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την υπηρεσία, το τμήμα, ή το είδος του ασθενή. Το CDM segment, που προηγείται, περιέχει πεδία τα οποία, για ένα πληρωτέο ποσό, παραμένουν τα ίδια όσον αφορά στις υπηρεσίες, τα τμήματα, και τον τύπο του ασθενή.

HL7 Attribute Table - PRC - Pricing

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  | 0132 | 00982 | Primary Key Value - PRC |
| 2 | 250 | CE | O | Y | 0464 | 00995 | Facility ID - PRC |
| 3 | 250 | CE | O | Y | 0184 | 00676 | Department |
| 4 | 1 | IS | O | Y | 0004 | 00967 | Valid Patient Classes |
| 5 | 12 | CP | C | Y |  | 00998 | Price |
| 6 | 200 | ST | O | Y |  | 00999 | Formula |
| 7 | 4 | NM | O |  |  | 01000 | Minimum Quantity |
| 8 | 4 | NM | O |  |  | 01001 | Maximum Quantity |
| 9 | 12 | MO | O |  |  | 01002 | Minimum Price |
| 10 | 12 | MO | O |  |  | 01003 | Maximum Price |
| 11 | 26 | TS | O |  |  | 01004 | Effective Start Date |
| 12 | 26 | TS | O |  |  | 01005 | Effective End Date |
| 13 | 1 | IS | O |  | 0268 | 01006 | Price Override Flag |
| 14 | 250 | CE | O | Y | 0293 | 01007 | Billing Category |
| 15 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01008 | Chargeable Flag |
| 16 | 1 | ID | O |  | 0183 | 00675 | Active/Inactive Flag |
| 17 | 12 | MO | O |  |  | 00989 | Cost |
| 18 | 1 | IS | O |  | 0269 | 01009 | Charge On Indicator |

### Παράδειγμα:  MRN message charge description master file

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|19910918060544||MFN^M04|MSG

ID002|P|2.4||AL|NE<cr>

MFI|CDM||UPD|||AL<cr>

MFE|MAD|CDM98123789182|199110011230|P2246^^PLW<cr>

CDM|P2246^^PLW

|2445||APPENDECTOMY|X||244.34|A|2321||||N<cr>

PRC|P2246^^PLW |FAC3|SURG|O~A|100.00^UP |formula |1|1

|100.00^USD|1000.00^USD|19941031||Y|GL545|Y|A|<cr>

### Clinical Trials’ Master Files

### Clinical trials master file message (MFN/MFK)

Τα CM0 (Master Κλινικής Μελέτης), CM1 (Φάση Κλινικής Μελέτης), και CM2 (Σχεδιασμός Κλινικής Μελέτης) segments μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μετάδοση πληροφοριών των master files μεταξύ των συστημάτων. Το   CM0 segment περιέχει πληροφορίες για την ίδια τη μελέτη, το CM1 περιέχει πληροφορίες της μελέτης που αναγνωρίζονται από το CM0 που προηγείται και το CM2 περιέχει πληροφορίες για τα προσχεδιασμένα χρονικά σημεία της μελέτης ή τις φάσεις της θεραπείας ή τα events της εκτίμησης των αποτελεσμάτων. Όταν αυτά τα segments χρησιμοποιούνται σε ένα MFN μήνυμα, ο ακριβής ορισμός περιγράφεται παρακάτω.

Περίπτωση 1: MFN message για Κλινική Μελέτη με φάσεις και σχεδιασμό

MFI-1 - master file identifier code = CMA

| MFN^M06^MFN_M06 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| { MFE | Master File Entry | 8 |
| CM0 | Clinical Study Master | 8 |
| [{ CM1 | Clinical Study Phase | 8 |
| [{CM2}] }] | Clinical Study Schedule | 8 |
| } |  |  |

| MFK^M06^MFK_M01 | Master File Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Acknowledgment | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| { [MFA] } | Master file ACK | 8 |

Περίπτωση 2: MFN message για Κλινική Μελέτη χωρίς αλλά με σχεδιασμό

MFI-1 - master file identifier code = CMB

| MFN^M07^MFN_M07 | Master File Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| { MFE | Master File Entry | 8 |
| CM0 | Clinical Study Master | 8 |
| [ {CM2}] | Clinical Study Schedule | 8 |
| } |  |  |

| MFK^M07^MFK_M01 | Master File Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Acknowledgment | 2 |
| MFI | Master File Identification | 8 |
| { [MFA] } | Master file ACK | 8 |

Όταν τα Clinical Trials master segments χρησιμοποιούνται στο MFR message, το τμήμα του μηνύματος που αναπαρίσταται από:

MFE

[Z..] }

στην περίπτωση 1, έχει αντικατασταθεί από:

{ MFE

CM0

[{ CM1

[ {CM2}]

}

Στην περίπτωση 2, τα segments της απόκρισης στο MFR μήνυμα που παριστάστάνονται από:

{MFE

[Z..] }

έχουν αντικατασταθεί από

{ MFE

CM0

[ {CM2}] }]

}

### CM0 - clinical study master segment

Το Technical Steward για το  CM0 segment είναι ORDERS.

Το Clinical Study Master (CM0) segment περιέχει τις πληροφορίες για την ίδια την μελέτη.  Ο αριθμός μελέτης του κάθε ασθενή, για την εφαρμογή που έχει αποσταλεί, στέλνεται στο CSR segment. Όλα τα πεδία σ’ αυτό το segment περιγράφουν την κατάσταση του μελάτης στην υπήρεσια που στέλνει τις πληροφορίες, εκτός αν  έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

HL7 Attribute Table - CM0 - Clinical Study Master

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 01010 | Set ID - CM0 |
| 2 | 60 | EI | R |  |  | 01011 | Sponsor Study ID |
| 3 | 60 | EI | O | Y/3 |  | 01036 | Alternate Study ID |
| 4 | 300 | ST | R |  |  | 01013 | Title of Study |
| 5 | 250 | XCN | O | Y |  | 01014 | Chairman of Study |
| 6 | 8 | DT | O |  |  | 01015 | Last IRB Approval Date |
| 7 | 8 | NM | O |  |  | 01016 | Total Accrual to Date |
| 8 | 8 | DT | O |  |  | 01017 | Last Accrual Date |
| 9 | 250 | XCN | O | Y |  | 01018 | Contact for Study |
| 10 | 250 | XTN | O |  |  | 01019 | Contact's Telephone Number |
| 11 | 250 | XAD | O | Y |  | 01020 | Contact's Address |

### CM1 - clinical study phase master segment

Το Technical Steward για το CM1 segment είναι ORDERS.

Κάθε Clinical Study Phase Master (CM1) segment περιέχει τις πληροφορίες για μια φάση μιας μελέτης η οποία ανάγνωρίζεται στο CM0 που προηγείται. Αυτή είναι μια προαιρετική δομή που χρησιμοποιείται αν η μελέτη περιλαμβάνει περισσότερες από μία θεραπείες ή φάσεις εκτίμησης. Η αναγνώριση των φάσεων της μελέτης, που έχει εισαχθεί ο ασθενής, στέλνεται στο CSP segment: sequence 2. Το CM1 segment περιγράφει γενικά την φάση στο σύστημα που λαμβάνει.

HL7 Attribute Table - CM1 - Clinical Study Phase Master

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 01021 | Set ID - CM1 |
| 2 | 250 | CE | R |  |  | 01022 | Study Phase Identifier |
| 3 | 300 | ST | R |  |  | 01023 | Description of Study Phase |

### CM2 - clinical study schedule master segment

Το Technical Steward για το CM2 segment είναι ORDERS.

Το Clinical Study Schedule Master (CM2) περιέχει τις πληροφορίες για τα προσχεδιασμένα χρονικά σημεία της μελέτης, που αφορούν τις φάσεις της θεραπείας ή τα events της εκτίμησής τους. Το γεγονός ότι υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την κατάσταση ενός ασθενή, για ένα προσχεδιασμένο χρονικό σημείο, στέλνεται σε ένα CSS segment, sequence 2. Το CM2 segment περιγράφει γενικά τα χρονικά σημεία που μας ενδιαφέρουν σε μια μελέτη.

HL7 Attribute Table - CM2 - Clinical Study Schedule Master

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | O |  |  | 01024 | Set ID- CM2 |
| 2 | 250 | CE | R |  | 9999 | 01025 | Scheduled Time Point |
| 3 | 300 | ST | O |  |  | 01026 | Description of Time Point |
| 4 | 250 | CE | R | Y/200 | 9999 | 01027 | Events Scheduled This Time Point |

## Chapter 9: Διαχείριση Ιατρικών Αρχείων/Πληροφοριών

### Σκοπός

Αυτό το κεφάλαιο υποστηρίζει την διαχείρηση κειμένων ιατρικών αρχείων/πληροφοριών. Στο μέλλον προβλέπεται να υποστηρίζει επίσης τις ανάγκες που προκύπτουν από την ανταλλαγή δεδομένων για εφαρμογές που αφορούν και άλλες λειτουργίες ιατρικών αρχείων. Ο κύριος σκοπός του ιατρικού αρχείου είναι η παραγωγή ενός ακριβούς, κατανοητού και σύμφωνου με τους κανόνες κειμένου που περιγράφει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε έναν ασθενή.

Ορολογία

#### Addendum (παράρτημα):

Συμπλήρωμα σε ένα κείμενο, που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες. Το αρχικό κείμενο παραμένει ως έχει, χωρίς να αλλάζει το περιεχόμενό του.

Archive (μόνομο αρχείο):

Κατάσταση αποθήκευσης όπου ένα κείμενο αποθηκευέται εκτός σύνδεσης για μακρόχρονη πρόσβαση.

Canceled (ακύρωση):

Κατάσταση διαθεσιμότητας στην οποία ένα κείμενο έχει «απομακρυνθεί» από το αρχείο του ασθενή χωρίς να αντικατασταθεί. Αυτό συμβαίνει όταν ένα κείμενο έχει καταχωρηθεί σε λάθος ασθενή ή έχουν γίνει λάθη κατά τη δημιουργία του.

Composite Document (σύνθετο κείμενο):

Ένα κείμενο που αποτελείται από το αρχικό κείμενο και ένα ή περισσότερα παραρτήματα.

Document completion table:

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στην περιγραφή της εξέλιξης ενός κειμένου:

Authenticated:

Κατάσταση ολοκληρωμένου κειμένου που έχει γραφεί με το χέρι ή ηλεκτρονικά από ένα ή περισσότερα άτομα, από τα οποία έχει δοκιμάστει την ακρίβειά του.

##### Dictated:

Κατάσταση ολοκλήρωσης όπου οι πληροφορίες έχουν καταγραφεί προφορικά.

##### Documented:

Κατάσταση ολοκλήρωσης στην οποία το περιεχόμενο του document, έχει παραληφθεί αλλά δεν έχει μεταφραστεί στην τελική του ηλεκτρονική μορφή. Παραδείγματα αυτής της φάσης αποτελούν documents γραμμένα στο χέρι ή δακτυλογραφημένα και ενδισαμεσες μορφές, πριν την ηλεκτρονική, όπως μαγνητοφωνημένα κείμενα.

##### In progress/assigned (σε εξέλιξη):

Κατάσταση στην οποία ο λαβών έχει αναθέσει το υλικό στο προσωπικό για να διεξαχθεί η διαδικαδία του transcription. Το document παραμένει σ’ αυτή την κατάσταση εως ότου είναι transcribed.

##### Incomplete (ημιτελές):

Κατάσταση ολοκλήρωσης στην οποία είνια γνωστό ότι κάποιες πληροφορίες λείπουν από το transcribed document.

Legally authenticated:

Κατάστασης ολοκλήρωσης στην οποία ένα document ή μια είσοδος έχει γραφεί με το χέρι ή ηλεκτρονικά από ένα άτομο το όποιο είναι νομικά υπεύθυνο για το document αυτό ή την είσοδο. Αυτή είνια η πιο ώριμη κατάσταση στην εξελιξη ενός document.

##### Pre-authenticated:

Κατάσταση ολοκλήρωσης στην οποία ένα document είναι transcribed αλλά δεν είναι authenticated.

Edited Document:

Ένα document που εναλλάσσει ένα ήδη υπάρχον, το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο για περίθαλψη ασθενή (βλέπε Section 9.1.1.10, “Replacement document”).

New or original document:

Η πρώτη έκδοση ενός document. Το αυθεντικό μπορεί να είναι το τελικό μπορεί και όχι. Ένα αυθεντικό document θα πρέπει να έχει ένα σετ από σχετικές μ’ αυτό καταστάσεις ώστε να προσδιορίζεται η παρόυσα φάση του.

Obsolete:

Κατάσταση διαθεσιμότητας όπου ένα document έχει αντικατασταθεί από ένα καινούριο με ανανεωμένο περιεχόμενο.

Purged:

Κατάσταση αποθήκευσης στην οποία ένα document δεν είναι πλέον διαθέσιμο σε ένα σύστημα.

Replacement document:

Ένα document που αντικαθιστά ένα ήδη υπάρχον document. Το αυθεντικό document γίνεται obsolete («λήγει»), αλλά συνεχίζει να  διατηρείται στο σύστημα για λόγους ιστορικής αναφοράς.

Restricted (περιορισμένο):

Κατάσταση στην οποία η πρόσβαση σε ένα κείμενο καθορίζεται από περιορισμούς και κανόνες.

Revised document:

Βλέπε ενότητες 9.1.1.6, “Edited document” και 9.1.1.10 “Replacement document”.

Transcription:

Μια διαδικασία μετατροπής πληροφοριών από κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή.

### Ενότητα Διαχείρησης Κειμένου

Αυτή η ενότητα προσδιορίζει το σετ των διαδικασιών που αποτελούν την Διαχείρηση Ιατρικού Κειμένου (Medical Document Management - MDM). Υποστηρίζει την μετάδοση νέων ή ανανεωμένων (updated) κειμένων, ή πληροφοριών για την καταστασή τους. Τα trigger events και τα μηνύματα μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, μία που περιγράφει τις καταστάσεις των κειμένων και μία που περίγραφει τόσο τις καταστάσεις των κειμένων όσο και το περιεχόμενό τους.

Η ενότητα της διαχείρησης document ενδιαφέρεται αρχικά για τη διαχείρηση των documents και των εισόδων που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας του transcription. Αυτά τα documents δημιουργούνται με διαφορετικά περιεχόμενα, το ένα από τα οποία σχετίζεται με μια παραγγελία και περιγράφει τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες που προκύπτουν απ’ αυτήν, ένω το άλλο είναι ανεξάρτητο της παραγγελίας. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ακόμη, οποιοδήποτε document περιέχει δεδομένα που προέρχονται από παραγγελίες ή αποτελέσματα. Τα δεδομέμενα αυτά, λόγω περιορισμών του συστήματος, πρέπει να προβάλλονται στην οθόνη ως σύνολο.

Το περιεχόμενο ενός document μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα ή περισσότερα OBX segments. Οι τίτλοι ή οι διαχωρισμοί, που συνήθως υπάρχουν σε ένα κείμενο, είναι προτιμότερο να καταχωρούνται σε ξεχωριστό OBX αρχείο. Όταν τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να διασπάσουν το κείμενο σε ξεχωριστές ιατρικές ενότητες, θα πρέπει το περιεχόμενο να διαιρείται σε όσο μικτότερο κομμάτια γίνεται, και η κάθε διαφορετική κατηγορία (ιατρική ιδέα) να παριστάνεται στο δικό της OBX segment.

### Υποθέσεις

Σ’ αυτή την ενότητα έχουμε δημιουργήσει ένα μοναδικό μήνυμα του οποίου τα παριεχόμενα ποικίλουν ανάλογα με το trigger event. Οι ακόλουθες υποθέσεις έχουν γίνει σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το Medical Document Management (MDM) μήνυμα:

Το σύστημα εφαρμογής είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση όλων των νόμιμων απαιτήσεων (σε τοπικό και κρατικό επίπεδο) στα πεδία της αυθεντικότητας, του απορρήτου και της συντήρησης ενός κειμένου.

Όλα τα κείμενα είναι μοναδικά. Επιπλέον, οι αριθμοί κειμένων και τα ονόματα των αρχείων δεν επαναχρησιμοποιούνται.

Τα κείμενα μπορεί να σχετίζονται με μία ή περισσότερες παραγγελίες.

### Trigger Events και Ορισμοί Μηνυμάτων

### MDM/ACK - original document notification (event T01)

Αυτό είναι μια δήλωση της δημιουργίας ενός κειμένου χωρίς το περιεχόμενο που το συνοδεύει. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για το ποια συστήματα ενημερώνονται για κείμενα:

Σενάριο Α: Ένα document έχει υπαγορευθεί προφορικά και το chart tracking system έχει διαπιστώσει την ενέργεια αυτή και περιμένει τη διαδικασία του transcription.

Σενάριο Β: Το υπαγορευμένο κείμενο έχει μεταγλωτιστεί (transcribed) και το chart tracking system έχει ενημερωθεί ότι το document υπάρχει και απαιτείται να γίνει το authentication.

Σενάριο Γ: Υπάρχει μια παραγγελία για τρεις ακτινογραφίες. Ο ακτινολόγος διαμορφώνει ένα document που περιλαμβάνει και τις τρεις παραγγελίες. Για την αναγνώριση της κάθε παραγγελίας χρησιμοποιούνται πολλαπλοί αριθμοί για τον placer.

| MDM^T01^MDM_T01 | Original Document Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |

| ACK^T01^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

### MDM/ACK - original document notification and content (event T02)

Αυτό είναι μια δήλωση της δημιουργίας ενός κειμένου χωρίς το περιεχόμενο που το συνοδεύει.

Σενάριο Α: Το υπαγορευμένο κείμενο έχει μεταγλωτιστεί και αναμένεται το authentication (επικύρωση της αυθεντικότητας). Το περιεχόμενο του document έχει μεταδοθεί μαζί με την δήλωση.

Σενάριο Β: Υπάρχει μια παραγγελία για τρεις ακτινογραφίες. Ο ακτινολόγος διαμορφώνει ένα document που περιλαμβάνει και τις τρεις παραγγελίες. Για την αναγνώριση της κάθε παραγγελίας χρησιμοποιούνται πολλαπλοί αριθμοί για τον placer. Η δήλωση μεταδίδεται  μαζί με το περιεχόμενο του  document.

| MDM^T02^MDM_T02 | Original Document Notification & Content | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |
| {OBX} | Observation/Result (one or more required) | 9 |

| ACK^T02^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error Information | 2 |

### MDM/ACK - document status change notification (event T03)

Αυτό το event είναι μια δήλωση για την αλλαγή της κατάστασης ενός document χωρίς το περιεχόμενο που το συνοδεύει.

Σενάριο: Ένα document είναι authenticated. Μια δήλωση έχει σταλεί στο   chart tracking system και χρησιμοποιείται για την ανανέωση (update) της κατάστασης του document, από προ-authenticated σε authenticated ή σε νόμιμα authenticated.

Μια αλλαγή σε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά των ακόλουθων αναξάρτητων καταστάσεων, θα προκαλέσει την αποστολή κάποιου μηνύματος:

Κατάσταση Ολοκλήρωσης

Κατάσταση Απορρήτου

Κατάσταση Διαθεσιμότητας

Κατάσταση Αποθήκευσης Storage Status

| MDM^T03^MDM_T01 | Document Status Change Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |

| ACK^T03^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

### MDM/ACK - document status change notification and content (event T04)

Αυτό το event είναι μια δήλωση για την αλλαγή της κατάστασης ενός document χωρίς το περιεχόμενο που το συνοδεύει.

Σενάριο: Ένα document είναι authenticated. Μια δήλωση έχει σταλεί στο   chart tracking system και χρησιμοποιείται για την ανανέωση (update) της κατάστασης του document, από προ-authenticated σε authenticated ή σε νόμιμα authenticated. Το περιέχομενο του document μεταδίδεται μαζί με τη δήλωση.

| MDM^T04^MDM_T02 | Document Status Change Notification & Content | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |
| {OBX} | Observation/Result (one or more required) | 7 |

| ACK^T04^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

### MDM/ACK - document addendum notification (event T05)

Αυτό το event είναι μια δήλωση ενός παραρτήματος για ένα document χωρίς το περιεχόμενο που το συνοδεύει.

Σενάριο: Ο συγγραφέας προσθέτει πληροφορίες με τη μορφή παραρτήματος σε ένα ήδη transcribed document. Το καινούριο document μεταγλωτίζεται (transcribed) επίσης. Το παράρτημα έχει το δικό του μοναδικό document ID το οποίο συνδέεται με το αυθεντικό document μέσω του parent ID. Μεταδίδεται η δήλωση του παραρτήματος. Αυτή η ενάργεια συνιστά ένα σύνθετο document.

| MDM^T05^MDM_T01 | Document Addendum Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |

| ACK^T05^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

### MDM/ACK - document addendum notification and content (event T06)

Αυτό το event είναι μια δήλωση ενός παραρτήματος για ένα document με το περιεχόμενο που το συνοδεύει.

Σενάριο: Ο συγγραφέας προσθέτει πληροφορίες με τη μορφή παραρτήματος σε ένα ήδη transcribed document. Το καινούριο document μεταγλωτίζεται (transcribed) επίσης. Το παράρτημα έχει το δικό του μοναδικό document ID το οποίο συνδέεται με το αυθεντικό document μέσω του parent ID. Μεταδίδεται η δήλωση του παραρτήματος. Αυτή η ενέργεια συνιστά ένα σύνθετο document.

| MDM^T06^MDM_T02 | Document Addendum Notification & Content | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |
| {OBX} | Observation/Result (one or more required) | 7 |

| ACK^T06^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

### MDM/ACK - document edit  notification (event T07)

Αυτό είναι μια δήλωση της έκδοσης ενός document χωρίς το περιεχόμενο που το συνοδεύει.

Σενάριο: Ανακαλύπτονται σε ένα document σφάλματα, τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Εκδίδεται το αυθεντικό document και στελνεται μια δήλωση έκδοσης.

| MDM^T07^MDM_T01 | Document Edit Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |

| ACK^T07^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

### MDM/ACK - document edit notification and content (event T08)

Αυτό είναι μια δήλωση της έκδοσης ενός document με το περιεχόμενο που το συνοδεύει.

Σενάριο: Ανακαλύπτονται σε ένα document σφάλματα, τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Εκδίδεται το αυθεντικό document και στελνεται μια δήλωση έκδοσης μαζί με το περιεχόμενο του document.

| MDM^T08^MDM_T02 | Document Edit Notification & Content | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |
| {OBX} | Observation/Result (one or more required) | 7 |

| ACK^T08^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

### MDM/ACK - document replacement notification (event T09)

Αυτό το event είναι μια δήλωση αντικατάστασης σε ένα document χωρίς το πριεχόμενο που το συνοδεύει.

Σενάριο: Τα σφάλματα που ανακαλύπτονται σε ένα document διορθώνονται. Το αυθεντικό document αντικαθίσταται από το διορθωμένο. Το καινούριο document έχει το δικό του μοναδικό document ID, το οποίο συνδέεται με το αυθεντικό (αρχικό) document μέσω του parent ID. Η κατάσταση διαθεσιμότητας του αρχικόυ document έχει αλλάξει σε “Obsolete”, αλλά το αρχικό document διατηρείται στο σύστημα για λόγους ιστορικής αναφοράς. Στέλνεται η δήλωση της αντικατάστασης του document.

| MDM^T09^MDM_T01 | Document Replacement Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |

| ACK^T09^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

### MDM/ACK -  document replacement notification and content (event T10)

Σενάριο: Τα σφάλματα που ανακαλύπτονται σε ένα document διορθώνονται. Το αυθεντικό document αντικαθίσταται από το διορθωμένο. Το καινούριο document έχει το δικό του μοναδικό document ID, το οποίο συνδέεται με το αυθεντικό (αρχικό) document μέσω του parent ID. Η κατάσταση διαθεσιμότητας του αρχικόυ document έχει αλλάξει σε “Obsolete”, αλλά το αρχικό document διατηρείται στο σύστημα για λόγους ιστορικής αναφοράς. Στέλνεται η δήλωση της αντικατάστασης του document μαζί με το περιεχομενό του.

| MDM^T10^MDM_T02 | Document Replacement Notification & Content | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |
| {OBX} | Observation/Result (one or more required) | 7 |

| ACK^T10^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

### MDM/ACK - document cancel notification (event T11)

Αυτό το event είναι η δήλωση της ακύρωσης ενός document και πρέπει να χρησιμοποιείτα μόνο στην περίπτωση που έχουμε document με κατάσταση διαθεσιμότητας “Unavailable”. Όταν ένα document έχει γίνει διαθέσιμο για περίθαλψη ασθενή, η διαδικασία που ακολουθείται είναι να αντικατασταθεί το αρχικό κείμενο, το οποίο γίνεται obsolete. Το document αντικατάστασης περιγράφει γιατί υπάρχουν οι λανθασμένες πληροφορίες.

Σενάριο: Όταν ο συγγραφέας του συντάκτης του document το συντάσει, δίνεται η λάθος αναγνώριση του ασθενή, και το document μεταγλωτίζεται και στέλνεται σε λάθος αρχείο ασθενή. Όταν ανακαλύπτεται το λάθος, στέλνεται μια ειδοποίηση ακύρωσης ώστε να αποσυρθεί το document από το λάθος αρχείο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να αναφέρεται και ο λόγος στο μήνυμα της ακύρωσης. Για την προστασία του προσωπικ΄ων δεδομένων του ασθενή, οι σωστές πληροφορίες αναγνώρισης του ασθενή δεν πρέπει να περιλαμβάνονται  στο λανθασμένο document που διατηρείται για λόγους ιστορικής αναφοράς. Μια καινούρια δήλωση του document και του περιεχομένου του θα δημιουργηθεί με χρήση ενός T02 (original document notification and content) event και θα σταλεί με το σωστό αρχείο του ασθενή.

| MDM^T11^MDM_T01 | Document Cancel Notification | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |

| ACK^T11^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |

### Segments

### TXA - transcription document header segment

Το TXA segment περιέχει πληροφορίες για ένα transcribed document, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει το κείμενο του. Το μήνυμα δημιουργείται ως αποτέλεσμα της αλλαγής κατάστασης ενός document. Τα σύστηματα περίθαλψης που λαμβάνουν αυτή την πληροφορία, έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν queries, που προορίζονται για το transcription system το οποίο απαιτεί ολόκληρο το κείμενο.

HL7 Attribute Table – TXA – Transcription Document Header

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00914 | Set ID- TXA |
| 2 | 30 | IS | R |  | 0270 | 00915 | Document Type |
| 3 | 2 | ID | C |  | 0191 | 00916 | Document Content Presentation |
| 4 | 26 | TS | O |  |  | 00917 | Activity Date/Time |
| 5 | 250 | XCN | C | Y |  | 00918 | Primary Activity Provider Code/Name |
| 6 | 26 | TS | O |  |  | 00919 | Origination Date/Time |
| 7 | 26 | TS | C |  |  | 00920 | Transcription Date/Time |
| 8 | 26 | TS | O | Y |  | 00921 | Edit Date/Time |
| 9 | 250 | XCN | O | Y |  | 00922 | Originator Code/Name |
| 10 | 250 | XCN | O | Y |  | 00923 | Assigned Document Authenticator |
| 11 | 250 | XCN | C | Y |  | 00924 | Transcriptionist Code/Name |
| 12 | 30 | EI | R |  |  | 00925 | Unique Document Number |
| 13 | 30 | EI | C |  |  | 00926 | Parent Document Number |
| 14 | 22 | EI | O | Y |  | 00216 | Placer Order Number |
| 15 | 22 | EI | O |  |  | 00217 | Filler Order Number |
| 16 | 30 | ST | O |  |  | 00927 | Unique Document File Name |
| 17 | 2 | ID | R |  | 0271 | 00928 | Document Completion Status |
| 18 | 2 | ID | O |  | 0272 | 00929 | Document Confidentiality Status |
| 19 | 2 | ID | O |  | 0273 | 00930 | Document Availability Status |
| 20 | 2 | ID | O |  | 0275 | 00932 | Document Storage Status |
| 21 | 30 | ST | C |  |  | 00933 | Document Change Reason |
| 22 | 250 | PPN | C | Y |  | 00934 | Authentication Person, Time Stamp |
| 23 | 250 | XCN | O | Y |  | 00935 | Distributed Copies (Code and Name of Recipients) |

### OBX - observation segment usage

Το OBX segment περιγράφεται πλήρως στο Κεφάλαιο 7. Η χρήση του όπως εφαρμόζεται στη Διαχείρηση Ιατρικών Αρχείων/Πληροφοριών είναι η παρακάτω.

HL7 Attribute Table - OBX – Observation Segment

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00569 | Set ID- OBX |
| 2 | 2 | ID | R |  | 0125 | 00570 | Value Type |
| 3 | 250 | CE | O |  |  | 00571 | Observation Identifier |
| 4 | 20 | ST | O |  |  | 00572 | Observation Sub-Id |
| 5 | * | * | C/R |  |  | 00573 | Observation Value |
| 6 | 250 | CE | O |  |  | 00574 | Units |
| 7 | 60 | ST | O |  |  | 00575 | References Range |
| 8 | 5 | ID | O | Y/5 | 0078 | 00576 | Abnormal Flags |
| 9 | 5 | NM | O |  |  | 00577 | Probability |
| 10 | 2 | ID | O |  | 0080 | 00578 | Nature of Abnormal Test |
| 11 | 1 | ID | R/NA |  | 0085 | 00579 | Observation Result Status |
| 12 | 26 | TS | C |  |  | 00580 | Date Last Observation Normal Values |
| 13 | 20 | ST | C |  |  | 00581 | User Defined Access Checks |
| 14 | 26 | TS | O |  |  | 00582 | Date/Time of Observation |
| 15 | 250 | CE | C |  |  | 00583 | Producer’s ID |
| 16 | 250 | XCN | O | Y |  | 00584 | Responsible Observer |
| 17 | 250 | CE | O | Y |  | 00936 | Observation Method |

### Query

### QRY/DOC - document query (event T12)

| QRY^T12 | Document Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [ QRF ] | Query Filter | 2 |

| DOC^T12 | Document Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [QAK] | Query Acknowledgement | 5 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| { |  |  |
| [EVN] | Event Type | 3 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| TXA | Document Notification | 9 |
| [{OBX}] | Observation | 7 |
| } |  |  |
| [DSC] | Continuation Pointer | 2 |

## Chapter 10: Scheduling (Σχεδιασμός)

### Σκοπός

Αυτό το κεφάλαιο προσδιορίζει τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των διάφορων events που σχετίζονται με το σχεδιασμό των ραντεβού (συναντήσεων) για παροχή υπηρεσιών ή χρήση αποθεμάτων. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι μηνυμάτων για το σκοπό αυτό: διαδικασίες ζήτησης (request transactions) και οι αποκρίσεις τους, διαδικασίες query (query transactions) και οι αποκρίσεις τους και αυτόματες διαδικασίες (unsolicited transactions) και οι αποκρίσεις τους. Οι διαδικασίες ζήτησης επικοινωνούν τις αιτήσεις για το σχεδιασμό των συναντήσεων. Αυτές οι διαδικασίες συμβαίνουν μεταξύ των εφαρμογών του placer (requesting applications) και του filler (processing applications). Οι άλλες δύο κατηγορίες, παρέχουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστηματων για το σχεδιασμό των υπηρεσιών ή των αποθεμάτων. Η ανταλλαγή αυτή γίνεται είτε ενεργά είτε παθητικά. Στην πρώτη περίπτωση η συλλογή των πληροφοριών γίνεται μέσω μιας διαδικασίας query transactions σε μια εφαρμογή του filler. Στην δεύτερη περίπτωση η συλλογή των πληροφοριών γίνεται μεσώ μιας αυτόματης διαδικασίας, από μια εφαρμογή του filler.

### Προσχέδια – ραντεβού - υπηρεσίες και αποθέματα (Schedules, appointments, and services and resources)

Η επικοινωνία των προσχεδιασμένων αιτήσεων και των πληροφοριών μεταξύ των εφαρμογών, σχετίζεται με τρία βασικά θέματα: προσχέδια, ραντεβού, και υπηρεσίες και αποθέματα. Τα Προσχέδια έχουν τον έλεγχο των υπηρεσίων και της χρήσης των αποθεμάτων. Αποτελούνται από ένα σετ open, booked και blocked slots για μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή απόθεμα. Τα Open slots είναι χρονικές περίοδοι σε ένα προσχέδιο, κατά τις οποίες μπορεί να διεξάγεται μια υπηρεσία, και/ή ένα απόθεμα να είναι διαθέσιμο για χρήση.  Τα Booked slots είναι χρονικές περίοδοι σε ένα προσχέδιο που είναι ήδη κλεισμένες. Τα Appointments (ραντεβού) καταλαμβάνουν τις θέσεις ενός ή περισσοτέρων booked slots σε ένα προσχέδιο. Περιγράφουν τη φύση της υπηρεσίας και/ή τη χρήση του αποθέματος, το άτομο ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τα ραντεβού, και άλλες πληροφορίες σχετικές με το κλείσιμο ενός ραντεβού και την διεξαγωγή του. Τα Blocked slots είναι χρονικές περίοδοι σε ένα προσχέδιο κατά τις οποίες δεν είναι διαθέσιμη/ο μια υπηρεσία ή ένα απόθεμα για λόγους διαφορετικούς από το κλείσιμο ενός ραντεβού (π.χ., υπάρχει προβλημα στον εξοπλισμό κλπ).

Στο περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου, οι όροι υπηρεσίες και αποθέματα έχουν την έννοια των πραγμάτων που ελέγχονται από τα προσχέδια. Τα Services (Υπηρεσίες) είναι πραγματικά γεγονότα, όπως κλινικές συναντήσεις (ραντεβού), η διεξαγωγή των οποίων καθορίζετσι από το προσχέδιο. Συνήθως, οι συναντήσεις που αφορούν υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα για έναν η περισσότερους ασθενείς και είναι μέρος της περιθαλψής τους. Τα Resources (Αποθέματα) είναι κομμάτια – τεμάχια που ελέγχονται από το προσχέδιο. «Τεμάχιο» μπορεί να είναι ένας ανθρωπος, μια τοποθεσία, ή πράγματα που υστερούν σε προμήθεια άλλα υπερτερούν σε ζήτηση.

Schedule (Προσχέδιο – Πρόγραμμα)

Το schedule (προσχέδιο) έχει τον έλεγχο για για τις ημερομηνίες και το χρόνο που είναι διαθέσιμη η χρήση μιας υπηρεσίας και/ή ενός αποθέματος. Το προσχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί για μια υπηρεσία ή ένα απόθεμα, τη στιγμή που αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα. Αν μια ή περισσότερες υπηρεσίες, άνθρωποι, τοποθεσίες, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητες ονότητες, τότε θεωρείται ότι αποτελούν μία ενέργεια ή ένα απόθεμα. Ένα πρόγραμμα αποτελείται από χρονικές περιόδουδ – σχισμές (time slots) κατά τη διάρκεια των οποιών μια υπηρεσία ή ένα απόθεμα (απ’ αυτά που συμπεριλαμβάνονονται στο πρόγραμμα) είναι διαθέσιμη/ο πρός χρήση. Τα slots κατηγοριοποιούνται στα open (ανοιχτά), booked (κλεισμένα) και blocked (μπλοκαρισμένα). Ένα open slot σε ένα πρόγραμμα υποδεικνύει ότι η υπηρεσία ή το απόθεμα είναι διαθέσιμη/ο προς χρήση για τη δεδομένη χρονική περιόδο. Ένα booked slot υποδεικνύει ότι η υπηρεσία ή το απόθεμα δεν είναι διαθέσιμη/ο προς χρήση για τη δεδομένη χρονική περιόδο, επειδή έχει ήδη προγραμματιστεί ραντεβού. Ένα blocked slot υποδεικνύει ότι η υπηρεσία ή το απόθεμα δεν είναι διαθέσιμη/ο προς χρήση για λόγους εκτός κλεισμένου ραντεβού.

Το πραγματικό, μη αυτόματο πρόγραμμα που μόλις περιγράφηκε είναι ένα βιβλίο συναντήσεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στο πάρακάτω σχήμα.

Figure 10-1.  An example excerpt from an appointment book

Παράδειγμα από βιβλίο ραντεβού

|  |  | Date: |  | May 17, 1994 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Room A | Room B | Room C | Room D |
| 8:00 am |  | Pat: B Smith |  |  |  |  |  |  |
| :15 |  | Dr.: Peters |  |  |  | Closed for |  |  |
| :30 |  | Physical |  | Pat: N Drew |  | remodeling |  |  |
| :45 |  | Exam |  | Dr.: Collins |  |  |  |  |
| 9:00 am |  | Pat: J Adams |  | Allergy |  |  |  | Pat: A Jones |
| :15 |  | Dr.: Anders |  | Scratch Test |  |  |  | Dr.: Peters |
| :30 |  | Follow-up |  |  |  |  |  |  |

Κάθε κελί στο πάραπάνω σχήμα αναπαριστά μια χρονική σχισμή (slot) σε ένα προσχέδιο. Οι διαφορετικές σκιάσεις αναπαριστούν τα booked και τα blocked slots.

Services and resources (Υπηρεσίες και Αποθέματα)

Οι υπηρεσίες και τα αποθέματα είναι το «τι» σε κάθε επικοινωνία στις διαδικασίες ενός προσχεδίου, που σημαίνει ότι είναι πράγματα –αντικείμενα ή μη- που η διαδικασία προσπαθεί να επηρεάσει ή να περιγράψει. Η χρήση τους καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα των χρονικών περιόδων.

Οι υπηρεσίες είναι, τυπικά, ενέργειες που συμβαίνουν σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, όπου ειδικευμένα άτομα και εξοπλισμός φέρουν σε πέρας τις δραστηριότητες αυτές. Η οποιαδήποτε διαδικασία έχει προγραμματιστεί πριν τη διεξαγωγή της.  Το προσχέδιο που ελέγχει τη διαδικασία μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που ελέγχει την τοποθεσία, τα άτομα και τον εξοπλισμό.

Τα αποθέματα είναι αντικείμενα που διατηρούνται στο χώρο ενός ιδρύματος ιατρικής περίθαλψής και χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται. Παραδείγματα αποθεμάτων είναι ο εξοπλισμός MRI equipment, φορητές συσκευές ακτίνων-Χ ή δωμάτια. Τυπικά, τα άτομα που ελέγχονται από το προσχέδιο έχουν ειδικούς ρόλους, διεξάγουν ειδικές διαδικασίες και έχουν μεγάλη ζήτηση.

Τα ακόλουθα στοιχεία περιγράφουν ένα απόθεμα:

Ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρισης

Ένας κωδικός που περιγράφει τον τύπο της υπηρεσίας ή του αποθέματος

Περιγραφή του αποθέματος με ένα όνομα ή ένα κείμενο

 Όταν ένα απόθεμα σχετίζεται με ένα ραντεβού, ή είναι αναγκάιο για ένα ραντεβού, τότε τα ακόλουθα στοιχεία περιγράφουν της σχέση που έχουν:

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της χρήσης του αποθέματος ή της υπηρεσίας για το ραντεβού

Η χρονική διάρκεια για την οποία χρειάζεται η υπηρεσία ή το απόθεμα στο ραντεβού.

Appointments (Συναντήσεις – Ραντεβού)

Τα ραντεβού είναι περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση μιας υπηρεσίας ή ενός αποθέματος. Περιγράφουν το «γιατί», το «ποιός» και το «πότε» σε οποιαδήποτε επικοινωνία των διαδικασίων ενός προσχεδίου. Τα ραντεβού καταλαμβάνουν ένα ή περισσότερα slots σε ένα προσχέδιο για τη χρήση μιας υπηρεσίας ή ενός αποθέματος, με αποτέλεσμα τα slots να είναι πλέον μη-διαθέσιμα ή “booked”. Τα ραντεβου μπορεί να περιγράφουν δραστηριότητες που σχετίζονται με ασθενείς, ή τελείως άσχετες.

Τα βασικά στοιχεία που περιγράφουν την διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για ένα ραντεβού είναι τα παρακάτω:

ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρισης ραντεβού, του placer

ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρισης ραντεβού, του filler

ημερομηνία και ώρα έναρξης του ραντεβού

η διάρκεια του ραντεβού

Τα πάρακάτω περιέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες:

κωδικοί αιτιολόγησης για το λόγο που είναι αναγκαία μια υπηρεσία ή χρησιμοποιείται ένα απόθεμα

πληροφορίες ασθενή που περιγράφουν για ποιον γίνεται το ραντεβού, είτε πρόκειται για ασθενή είτε όχι

πληροφορίες αίτησης για την περιγραφή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την αρχικοποίηση και την διεκπαιρέωση του ραντεβού

πληροφορίες τοποθεσίας που περιγράφουν που θα γίνει το ραντεβού.

#### Parent and child appointments (Ραντεβού γονέα-παιδιού)

Τα ραντεβού των γονέων είναι αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή περισσότερα ραντεβού του παιδιού. Για παράδειγμα, η αίτηση για ένα επαναλαμβανόμενο ραντεβού έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο ενός ραντεβού γονέα (η αρχική αίτηση για σχεδιασμό ραντεβού) και ενός ή περισσότέρων ραντεβού παιδιού (για κάθε επανάληψη του ραντεβου).

Οι ρόλοι των εφαρμογών

Σε ένα περιβάλλον μηνυμάτων, αυτές οι τέσσερις εφαρμογές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα message types και trigger events. Το ακόλουθο σχήμα περιγράφει τους ρόλους των εφαρμογών αυτών:

Figure 10-2.  Application role messaging relationships

Η σχέση ανάμεσα στις εφαρμογές του placer και του filler περιορίζεται στα μηνύματα αιτήσης και στα μηνύματα απαντήσης σ’ αυτές τις αιτήσεις.

Η σχέση μεταξύ των εφαρμογών του querying και του filler εστιάζεται σε μηνύματα query και σε αποκρίσεις.

Η σχέση μεταξύ των auxiliary (βοηθητικών-εφεδρικών) εφαρμογών και των εφαρμογών του filler επικεντρώνεται σε unsolicited μηνύματα πληροφορίων. Οι auxiliary εφαρμογές αποκρίνονται μόνο με general acknowledgments.

### Placer Application Request & Trigger Events

Οι διαδικασίες της αίτησης του placer (placer request) και της απόκρισης του filler είναι τα μηνύματα και τα trigger events που χρησιμοποιούνται μεταξύ των εφαρμογών του placer και του filler. Η εφαρμογή του placer αρχικοποιεί την σύνοδο με χρήση ενός SRM μηνύματος, ζητώντας από τη εφαρμογή του filler να διαμορφώσει το προσχεδιό του με το δεδομένο trigger event και τις πληροφορίες που του δίνει. Η εφαρμογή του filler απαντά σ’ αυτές τις αιτήσης, με ένα SRR μήνυμα, είτε αποδεχόμενη είτε απορρίπτοντας τα αιτήματα της εφαρμογής του placer.

Όλα τα trigger events που σχετίζονται με τις αιτήσεις από την εφαρμογή του placer  και τις αποκρίσεις από την αφαρμογή του filler, χρησιμοποιούν τον ακόλουθο κοινό ορισμό μηνύματος:

| SRM^S01-S11^SRM_S01 | Schedule Request Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| ARQ | Appointment Request Information | 10 |
| [ APR ] | Appointment Preferences | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| [ { PID | Patient Identification | 3 |
| [ PV1 ] | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [ { OBX } ] | Observation/Result | 4 |
| [ { DG1 } ] | Diagnosis | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| { RGS | Resource Group Segment | 10 |
| [ { AIS | Appointment Information - Service | 10 |
| [ APR ] | Appointment Preferences | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIG | Appointment Information - General Resource | 10 |
| [ APR ] | Appointment Preferences | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIL | Appointment Information - Location Resource | 10 |
| [ APR ] | Appointment Preferences | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIP | Appointment Information - Personnel Resource | 10 |
| [ APR ] | Appointment Preferences | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |

| SRR^S01-S11^SRR_S01 | Scheduled Request Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error Information | 2 |
| [ SCH | Schedule Activity Information | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| [ { PID | Patient Identification | 3 |
| [ PV1 ] | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [ { DG1 } ] | Diagnosis | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| { RGS | Resource Group Segment | 10 |
| [ { AIS | Appointment Information - Service | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIG | Appointment Information - General Resource | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIL | Appointment Information - Location Resource | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIP | Appointment Information - Personnel Resource | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στους ορισμούς των μηνυμάτων, τόσο για το SRM όσο και για το SRR, τα segments με πληροφορίες για τον ασθενή (segments PID έως DG1) είναι προαιρετικά ως γκρουπ και επαναλαμβάνονται ως γκρουπ. Το γεγονός αυτό επιτρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά τα μηνύματα όταν πρόκειται για ένα μόνο ασθενή ή γισα περισσότερους.

Αντίθετα, μια σύνοδος πρέπει να προσδιορίζει ακριβώς μία ενέργεια. Σημειώνουμε εδώ, ότι ούτε το ARQ segment (στο SRM μήνυμα) ούτε το SCH segment (στο SRR μήνυμα) επιτρέπετυαι να επαναληφθούν, και ότι είναι απαιτούμενα.

Ακολουθούν τα trigger events που κάνουν χρήση αυτού του μήνυματος.

### Αίτηση για κλείσιμο νέου ραντεβού - Request new appointment booking (event S01)

Η εφαρμογή του placer ζητά μ’ αυτό το trigger event από την εφαρμογή του filler να κανονιστεί ένα καινούριο ραντεβού. Αν αυτό επιτευχθεί, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment (enhanced acknowledgment mode ή original acknowledgment mode, ανάλογα τι χρησιμοποιήθηκε κατά την αίτηση). Το acknowledgment μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν την συνάντηση που κλείστηκε.

### Αίτηση επανασχεδιασμού ραντεβού - Request appointment rescheduling (event S02)

Η εφαρμογή του placer ζητά μ’ αυτό το trigger event από την εφαρμογή του filler να επανασχεδιαστεί ένα ήδη κανονισμένο ραντεβού. Τα καινούρια στοιχεία για την ημερομηνία και ώρα, τη διάρκεια του ραντεβού, το διάστημα που θα επαναληφθεί και πόσο αυτό θα διαρκέσει, και/ή η προτεραιότητα (new Requested Start Date and Time, Appointment Duration, Repeating Interval, Repeating Interval Duration, and/or Priority) δίνονται στο ARQ segment, μαζί με τους υπάρχοντες αριθμούς αναγνώρισης του placer και του filler.  identification numbers. Αν αυτό επιτευχθεί, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment (enhanced acknowledgment mode ή original acknowledgment mode, ανάλογα τι χρησιμοποιήθηκε κατά την αίτηση). Το acknowledgment μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν το καινούριο ραντεβού που κανονίστηκε.

Αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν ένα ραντεβού έχει ήδη ξεκινήσει αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

### Αίτηση διαμορφωσης ραντεβού - Request appointment modification (event S03)

Αυτό το μήνυμα μεταδίδει μια αίτηση στην εφαρμογή του filler, για τη διαμόρφωση ενός ραντεβού που έχει ήδη κανονιστεί. Αυτό το trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ολοκληρωθεί, του ίδιου του ασθενή ή των γονιών όταν ασθενείς είναι παιδια. Αν αυτό επιτευχθεί, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment που μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν το επαναδιαμορφωμένο ραντεβού που κανονίστηκε.

### Αίτηση ακύρωσης ρανρεβού - Request appointment cancellation (event S04)

Το συγκεκριμένο trigger event στέλνεται από την εφαρμογή του placer στην εφαρμογή του filler για να ζητηθεί η ακύρωση ενός ήδη κανονισμένου ραντεβού. Το event της ακύρωσης συμβαίνει για να μη γίνει ένα ραντεβού, πριν καν αρχίσει. Αν αυτό επιτευχθεί, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment που μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν το ραντεβού που ακυρώθηκε.

### Αίτηση διακοπής ραντεβού - Request appointment discontinuation (event S05)

Αυτό το μήνυμα στέλνεται για να διακοπεί ένα ραντεβού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ή για την ενημέρωση ότι το ραντεβού ενός γονέα δεν έγινε όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί. Αν δεν έχει γίνει κανένα από τα ραντεβου, του παιδιού ή του γονεα, που είχαν προγραμματιστεί τότε πρέπει να σταλεί ένα  trigger event ακύρωσης. Αν αυτό επιτευχθεί, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment που μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν το ραντεβού που διακόπηκε.

### Αίτηση διαγραφής ραντεβού - Request appointment deletion (event S06)

Μια αίτηση διαγραφής ραντεβού στέλνεται από την εφαρμογή του placer στην εφαρμογή του filler για να ζητήσει την απομάκρυνση ενός ραντεβού, που είχε καταχωρηθεί με κάποιο λάθος, από το σύστημα. Αυτό το trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ένα ραντεβού έχει ζητηθεί λανθασμένα και πρέπει να απομακρύνεται από το προσχέδιο έτσι ώστε να μην επηρεάζει τη στατιστική επεξεργασία. Ακόμη, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ένα ραντεβού έχει ήδη αρχίσει ή έχει ολοκληρωθεί. Αν αυτό επιτευχθεί, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment που μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν το ραντεβού που ακυρώθηκε.

### Αίτηση για προσθήκη σε υπηρεσία/χρήση αποθέματος κατά το ραντεβού - Request addition of service/resource on appointment (event S07)

Το event S07 γίνεται, κατά τα γνωστά, με την αίτηση από τον placer για την προσθήκη μιας καινούριας υπηρεσίας ή της χρήσης ενός αποθέματος, σε ένα ήδη κανονισμένο ραντεβού. Οι υπηρεσίες και τα αποθέματα βρίσκονται στα AIS, AIG, AIL, και AIP segments. Αυτό το trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ολοκληρωθεί.  Αν αυτό επιτευχθεί, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment που μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν το ραντεβού που επαναπροσδιορίστηκε.

### Αίτηση διαμόρφωσης υπηρεσίας/αποθέματος σε ραντεβού - Request modification of service/resource on appointment (event S08)

Το event αυτό αρχικοποιείται με αίτηση του placer, στην οποία ζητά να αλλάξουν οι πληροφορίες που σχετίζονται με μια υπάρχουσα υπηρεσία ή απόθεμα για ένα ήδη κανονισμένο ραντεβού. Οι υπηρεσίες και τα αποθέματα βρίσκονται στα AIS, AIG, AIL, και AIP segments. Αυτό το trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ολοκληρωθεί.  Αν αυτό επιτευχθεί, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment που μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν το ραντεβού που επαναπροσδιορίστηκε.

Αυτό το trigger event δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν μια υπηρεσία ή ή χρήση ενός αποθέματος πρέπει να αντικατασταθούν ή να επανασχεδιαστούν για ένα ήδη κανονισμένο ραντεβού. Τα ακόλουθα πεδία δεν πρέπει να αλλάξουν σ’ αυτό το trigger event: τα τρία πρώτα του AIS, τα τέσσερα πρώτα του AIG,  τα τέσσερα πρώτα του AIL και τα τέσσερα πρώτα του AIP. Αντί γι αυτό, χρησιμοποιούμε δύο trigger events για την αντικατάσταση ή τον επανασχεδιασμό υπηρεσίας/αποθέματος: το S09 (request cancellation of service/resource on appointment), όπως και το S07 (request addition of service/resource on appointment).

### Αίτηση ακύρωσης υπηρεσίας/αποθέματος σε ραντεβού - Request cancellation of service/resource on appointment (event S09)

Αυτό το trigger event ζητά να απομακρυνθεί εντελώς μια υπηρεσία ή η χρήση ενός αποθέματος από ένα προγραμματισμένο ραντεβού που δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Για παράδειγμα, αν μια φορητή συσκευή ακτίνων δεν χρειάζεται άλλο, σε μια εξέταση, τότε η εφαρμογή του placer ζητά να ακυρωθεί η χρήση του αποθέματος αυτού απο την εφαρμογή του filler. Αυτό το  trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Αν αυτή η ενέργεια είναι επιτυχής, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment που μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν το ραντεβού που επαναπροσδιορίστηκε.

### Αίτηση διακοπής υπηρεσίας χρήσης αποθέματος σε ραντεβού - Request discontinuation of service/resource on appointment (event S10)

Μια αίτηση για διακοπή υπηρεσίας ή χρήσης αποθέματος στέλνεται από την εφαρμογή του placer στην εφαρμογή του filler, όταν οι παρούσες συνθήκες σε ένα επαναλαμβανόμενο ραντεβού δεν απαιτούν πλέον τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή το συγκεκριμένο απόθεμα. Αν το πρώτο ραντεβού, μιας σειράς συναντήσεων, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το trigger event της ακύρωσης αντί για το S10. Αυτό το  trigger event (S10) πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Αν αυτή η ενέργεια είναι επιτυχής, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment που μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν το ραντεβού που επαναπροσδιορίστηκε.

### Αίτηση διαγραφής υπηρεσίας/χρήσης αποθέματος σε ραντεβού - Request deletion of service/resource on appointment (event S11)

Μια τέτοια αίτηση στέλνεται όταν έχει καταχωρηθεί λανθασμένα μια υπηρεσία ή ένα απόθεμα σε ένα ήδη προγραμματισμένο ραντεβού και πρέπει να απομακρυνθεί από το σύστημα. Το trigger event της διαγραφής διαφέρει απ’ αυτό της ακύρωσης στο ότι η διαγραφή απομακρύνει το λάθος που έχει γίνει, ένω η ακύρωση δεν επιτρέπει να πραγματοποιηθεί καν ένα ραντεβού. Αυτό το  trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Αν αυτή η ενέργεια είναι επιτυχής, η εφαρμογή του filler επιστρέφει ένα acknowledgment που μπορεί προαιρετικά να περιέχει ένα SCH segment και τα σχετικά detail segments που περιγράφουν το ραντεβού που επαναπροσδιορίστηκε.

### Filler Application Messages & Trigger Events Unsolicited

Όλα τα trigger events αυτής της ενότητας χρησιμοποιούν τον ακόλουθο κοινό ορισμό:

| SIU^S12-S24, S26^SIU_S12 | Schedule Information Unsolicited | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| SCH | Schedule Activity Information | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| [ { PID | Patient Identification | 3 |
| [ PD1 ] | Additional Demographics | 3 |
| [ PV1 ] | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [ { OBX } ] | Observation/Result | 4 |
| [ { DG1 } ] | Diagnosis | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| { RGS | Resource Group Segment | 10 |
| [ { AIS | Appointment Information - Service | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIG | Appointment Information - General Resource | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIL | Appointment Information - Location Resource | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIP | Appointment Information - Personnel Resource | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |

| ACK^S12-S24, S26^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error Information | 2 |

Τα trigger events που χρησιμοποιουύν αυτό τον ορισμό μηνύματος είναι τα ακόλουθα.

### Ειδοποίηση για το κλείσιμο νέου ραντεβού - Notification of new appointment booking (event S12)

Αυτό το μήνυμα στέλνεται από την εφαρμογή του filler για να ενημερώσει τις άλλες εφαρμογές ότι έχει κανονιστεί ένα καινούριο ραντεβού. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το SCH segment και τα άλλα κατάλληλα detail segments, περιγράφουν το ραντεβού που κλείστηκε από την εφαρμογή του  filler.

### Ειδοποίηση για τον επανασχεδιασμό ενός ραντεβού - Notification of appointment rescheduling (event S13)

Αυτό το μήνυμα στέλνεται από την εφαρμογή του filler για να ενημερώσει τις άλλες εφαρμογές ότι έχει κανονιστεί ένα καινούριο ραντεβού. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το SCH segment και τα άλλα κατάλληλα detail segments, περιγράφουν τη νέα ημερομηνία και ώρα στις οποίες μεταφέρθηκέ το ραντεβού. Επιπρόσθετα, περιγράφει τις πληροφορίες του αρχίκού ραντεβού που δεν άλλαξαν.

Αυτή η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αλλάγες σε ένα ραντεβού που έχει ήδη ξεκινήσει και δεν έχει ακόμη ολοληρωθεί. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το ραντεβού πρέπει να διακοπεί και να γίνει αίτηση νέου σχεδιασμού. Όμοια, αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε στην περίπτωση ραντεβού γονέα. Και πάλι το ραντεβού πρέπει να διακοπεί στην περίπτωση που το παιδί (του γονέα αυτού) δεν έχει ξακινήσει το ραντεβού του ή δεν το έχει ολοκληρώσει. Έτσι, δεν δημιουργείται μπέρδεμα μεταξύ των εφαρμογών, αφού αποκλείεται το ενδεχόμενο να γίνει προσπάθεια να τροποποιηθει ένα ραντεβού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

### Ειδοποίηση για την διαμόρφωση ραντεβού - Notification of appointment modification (event S14)

Αυτό το μήνυμα στέλνεται από την εφαρμογή του filler για να ειδοποιηθούν οι άλλες εφαρμογές ότι ένα ραντεβού έχει τροποποιηθεί. Αυτό το trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ολοκληρωθεί ή για ραντεβού γονέων των όποιων τα παιδια δεν έχουν ολοκληρώσει το ραντεβού τους.

### Ειδοποίηση για την ακύρωση ραντεβού - Notification of appointment cancellation (event S15)

Η ειδοποιήση για την ακύρωση ραντεβού στέλνεται από την εφαρμογή του filler στις άλλες εφαρμογές, όταν θέλουμε να σταματήσουμε ένα «νόμιμο» ραντεβού. Για παράδειγμα, αν ένας ασθενής ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ραντεβού του , τότε μ’ αυτό το μήνυμα πρέπει να ακυρωθεί το ραντεβού του στην εφαρμογή του filler. Αυτά ισχύουν πάντα για ραντεβού που δεν έχουν ξεκινήσει.

### Ειδοποίηση για την διακοπή ραντεβού - Notification of appointment discontinuation (event S16)

Η ειδοποίηση για την διακοπή ενός ραντεβού στέλνεται για την ενημέρωση των εφαρμογών, ότι ένα ραντεβού που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει σταματήσει ή ότι δεν θα ακολουθήσει η προγραμματισμένη διαδικασία μετά από ένα ραντεβού γονέα. Φυσικά, αν ένα ραντεβού δεν έχει ξεκινήσει ακόμη χρησιμοποιούμε το μήνυμα της ακύρωσης.

### Ειδοποίηση για την διαγραφή ραντεβού - Notification of appointment deletion (event S17)

Η ειδοποίηση διαγραφής ραντεβού στέλνεται από την εφαρμογή του placer στην εφαρμογή του filler για να ζητήσει την απομάκρυνση ενός ραντεβού, που είχε καταχωρηθεί με κάποιο λάθος, από το σύστημα. Αυτό το trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ένα ραντεβού έχει ζητηθεί λανθασμένα και πρέπει να απομακρύνεται από το προσχέδιο έτσι ώστε να μην επηρεάζει τη στατιστική επεξεργασία. Ακόμη, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ένα ραντεβού έχει ήδη αρχίσει ή έχει ολοκληρωθεί.

Το trigger event της διαγραφής πρέπει να υλοποιείται με μεγάλη προσοχή, γιατί σε κάποιες εφαρμογές δεν μπορεί να διορθωθεί. Αυτό σημαίνει πως αν γίνει μια διαγραφή κατά λάθος καποιες φορές η επαναφορά είναι αδύνατη. Σε άλλες εφαρμογές, η διαδικασία της διαγραφής δεν θα καταλήξει στην φυσική διαγραφή των αρχείων, αλλά μπορεί να προκαλέσει μια δυσμενή κατάσταση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι identifiers του filler και/ή του placer (οι αριθμοί ή οι κωδικοί που αναγνωρίζουν μοναδικά το προγραμματισμένο ραντεβού ή την αίτηση στις εφαρμογές του placer και του filler) πιθανότατα να μην μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

### Ειδοποίηση για την προσθήκη υπηρεσίας/αποθέματος σε ραντεβού - Notification of addition of service/resource on appointment (event S18)

Η ειδοποίηση γι’ αυτό το event στέλνεται όταν μιά καινούρια υπηρεσία ή ένα καινούριο απόθεμα έχει προστεθεί σε ένα ήδη υπάρχον ραντεβού. Οι υπηρεσίες και τα αποθέματα παρουσιάζονται στα AIS, AIG, AIL, και AIP segments. Φυσικά, και αυτό το trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

### Ειδοποίηση για την διαμόρφωση υπηρεσίας/αποθέματος σε ραντεβού -Notification of modification of service/resource on appointment (event S19)

Η ειδοποίηση γι’ αυτό το event στέλνεται όταν μιά υπηρεσία ή η χρήση ενός αποθέματος έχει αλλάξει σε ένα ήδη υπάρχον ραντεβού. Οι υπηρεσίες και τα αποθέματα παρουσιάζονται στα AIS, AIG, AIL, και AIP segments. Φυσικά, και αυτό το trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Αυτό το trigger event δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν μια υπάρχουσα υπηρεσία, ή χρήση αποθέματος, έχει αντικατασταθεί σε σχέση με το υπάρχον ραντεβού. Αντί αυτού πρέπει να χρησιμοποιούνται, δύο άλλα trigger events: το S20 (notification of cancellation of service/ resource on appointment), όπως και το S18 (notification of addition of service/resource on appointment).

### Ειδοποίηση για την ακύρωση υπηρεσίας/αποθέματος σε ραντεβού -  Notification of cancellation of service/resource on appointment (event S20)

Αυτό το trigger event ενημερώνει τις άλλες εφαρμογές ότι μια υπηρεσία ή ένα απόθεμα έχει αποσυρθεί από ένα προγραμματισμένο ραντεβού που δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.  Το event της ακύρωσης αποτρέπει τη χρήση μιας υπηρεσίας ή ενός αποθέματος σε ένα ραντεβού. Για παράδειγμα, αν μια φορητή συσκευή ακτίνων δεν είναι πλέον αναγκαία σε μια εξέταση, τότε η χρήση της ακυρώνεται στην εφαρμογή του filler. Αυτό το trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

### Ειδοποίηση για την διακοπή υπηρεσίας/αποθέματος σε ραντεβού -  Notification of discontinuation of service/resource on appointment (event S21)

Η ειδοποίηση της διακοπής στέλνεται από την εφαρμογή του filler στις άλλες εφαρμογές, όταν τα εναπομείναντα ραντεβού γονέων ή παιδιών δεν απαιτούν πλέον τη χρήση μιας υπηρεσίας ή ενός αποθέματος. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούμε αυτό το trigger event για την διακόπη της χρήσης υπηρεσίας ή αποθέματος όταν ένα ραντεβού (γονέα ή παιδιού) έχει ήδη ξεκινήσει. Αν το πρώτο από μια σειρά ραντεβού δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, χρησιμοποιούμε το trigger event της ακύρωσης. Τέλος, αυτό το trigger event δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ραντεβού που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

### Ειδοποίηση για την διαγραφή υπηρεσίας/αποθέματος σε ραντεβού - Notification of deletion of service/resource on appointment (event S22)

Η ειδοποίηση για τη διαγραφή χρήσης υπηρεσίας/αποθέματος στέλνεται από την εφαρμογή του filler στις άλλες εφαρμογές, όταν σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού μια υπηρεσία ή η χρήση ενός αποθέματος έχει καταχωρηθεί λανθασμένα και έχει απόσυρθεί από το σύστημα. Το trigger event της διαγραφής διαφέρει απ’ αυτό της ακύρωσης στο ότι η διαγραφή απομακρύνει το λάθος που έχει γίνει, ένω η ακύρωση δεν επιτρέπει να πραγματοποιηθεί καν ένα ραντεβού. Αυτό το  trigger event πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ραντεβού που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

### Notification of blocked schedule time slot(s) (event S23)

Η ειδοποίηση για “blocked schedule time slots” στέλνεται όταν ένα προσχέδιο είχε ένα η παρισσότερα time slots που προέκυψαν blocked και έγιναν μη-διαθέσιμα για άλλους λόγους εκτός από το σχεδιασμό του ραντεβού. Για παράδειγμα, αν ένα δωμάτιο εξέτασης δεν είναι διαθέσιμο για κάποιες ώρες  λόγω επισκευής ή συντήρησης, κάποιος χρήστης μπορεί να μπλοκάρει τη χρήση του για αυτές τις ώρες. Όμοια, αν ένας γιατρός λείπει σε άδεια, το πρόγραμμά του μπλοκάρεται κατά τη διάρκεια που δεν είναι διαθέσιμος.

### Ειδοποίηση για το γεγονός ότι ο ασθενής δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένο ραντεβού - Notification that patient did not show up for scheduled appointment (event S26)

Αυτή η ειδοποίηση στέλνεται όταν, για παράδειγμα, ένας ασθενής ήταν στο  πρόγραμμα για μια κλινική συνάντηση και δεν εμφανίστηκε καθόλου. Έτσι, χρησιμοποιείται αυτό το trigger event για την ενημέρωση του αρχείου των συναντήσεων για στατιστικούς λόγους, όπως και για την απελευθέρωση της χρήσης των αποθεμάτων που επρόκειτο να πάρουν μέρος στο ραντεβού.

Τα events του Patient Administration που ορίστηκαν στο κεφάλαιο 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποδείξουν ότι ένας ασθενής έχει φτάσει για το ραντεβού του, π.χ., τα A01 (admit/visit notification), A04 (register a patient), A05 (pre-admit a patient), ή A10 (patient arriving - tracking). Ομοιώς, το A03 (discharge/end visit) ή το A09 (patient departing - tracking) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη της λήξης ενός ραντεβού.

### Query Transactions & Trigger Events

### Original mode queries - display oriented

Τα Original mode display-oriented queries ορίζονται στο Κεφάλαιο 5 (Sections 5.10.2, “Original Mode Queries,” και 5.10.3, “Original Mode Deferred Access”). Οι εφαρμογές των query χρησιμοποιούν το μήνυμα QRY για να αρχικοποιήσουν ένα query. Ένα trigger event του Q01 σημαίνει αποστολή query για άμεση απόκριση, ενώ του Q02 σημαίνει αποστολή query για καθυστερημένη απόκριση. Στο immediate mode, η εφαρμογή της απόκρισης αρχικοποιεί ένα μήνυμα με χρήση του DSR τύπου μηνύματος.  Στο deferred response mode, η εφαρμογή της απόκρισης πρώτα στέλνει ένα general acknowledgment και στη συνέχεια συμπληρώνει την αίτηση του query με ένα DSR μήνυμα, κάνοντας χρήση του trigger event Q03 (καθυστερημένη απόκριση σε ένα query). Βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.10.4, “Query Trigger Events and Message Definitions,” για πλήρη αναφορά των query μηνυμάτων, τύπων, ορισμών, triggers, και μεταβλητών.

### Original mode queries - record oriented

Αυτή η ενότητα ορίζει τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται στα Original Mode record-oriented queries και αποκρίσεις όσον αφορά στις πληροφορίες ραντεβού (βλέπε Κεφ.5 για πλήρη αναφορά των μηνυμάτων query. Ακόμη, εδώ η φόρμα των μηνυμάτων απόκρισης για τα SQL queries, Virtual Table Queries (VQQ) και Stored Procedure Request (SPQ) queries, όταν το πεδίο του Enhanced Response Format Code έχει τον κωδικό R. Ο κωδικός αυτός υποδεικνύει ότι η απόκριση πρέπει να είναι της μορφής record-oriented. Όταν χρησιμοποιείται οποιοδήποτε από τα τρία αυτά enhanced mode queries με έναν δείκτη (indicator) της μορφής record-oriented για την απόκριση, τότε κάνουμε χρήση του ορισμού του μηνύματος απόκρισης από αυτή την ενότητα.

### SQM/SQR - schedule query message and response (event S25)

Μια διαδικασία Original Mode record-oriented query αρχικοποιείται με την εφαρμογή του query χρησιμοποιώντας το Schedule Query (SQM) για να ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό της εφαρμογής του filler.  Η εφαρμογή του filler απαντά σ΄αυτές τις αιτήσεις με χρήση του μηνύματος Schedule Query Response (SQR) για να επιστρέψει τις ζητούμενες πληροφορίες ή για να επισημάνει ότι έχει γίνει κάποιο λάθος κατά τη σύνοδο. Ακολουθούν οι ορισμοί των SQM και SQR.

| SQM^S25 | Schedule Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [ QRF ] | Query Filter | 5 |
| [ ARQ | Appointment Request | 10 |
| [ APR ] | Appointment Preferences | 10 |
| [ PID ] | Patient Identification | 3 |
| { RGS | Resource Group Segment | 10 |
| [ { AIS | Appointment Information - Service | 10 |
| [ APR ] | Appointment Preferences | 10 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIG | Appointment Information - General Resource | 10 |
| [ APR ] | Appointment Preferences | 10 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIP | Appointment Information - Personnel Resource | 10 |
| [ APR ] | Appointment Preferences | 10 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIL | Appointment Information - Location Resource | 10 |
| [ APR ] | Appointment Preferences | 10 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

| SQR^S25 | Schedule Query Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |
| QAK | Query Acknowledgment | 5 |
| [ { SCH | Schedule Activity Information | 10 |
| [ { NTE } ] | Notes and Comments | 2 |
| [ PID | Patient Identification | 3 |
| [ PV1 ] | Patient Visit | 3 |
| [ PV2 ] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| [ DG1 ] | Diagnosis | 6 |
| ] |  |  |
| { RGS | Resource Group Segment | 10 |
| [ { AIS | Appointment Information - Service | 10 |
| [ {NTE} ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIG | Appointment Information - General Resource | 10 |
| [ {NTE} ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIP | Appointment Information - Personnel Resource | 10 |
| [ {NTE} ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ { AIL | Appointment Information - Location Resource | 10 |
| [ {NTE} ] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

Αν απαιτείται χρήση του deferred response mode (Chapter 5, Section 5.10.3, “Original Mode Deferred Access”), τότε τροποποιούμε το προηγούμενο μήνυμα ως εξής:

Θέλουμε τον κωδικό D για το “deferred” στο τρίτο πεδίο του QRD segment, “Query Priority”.

Το acknowledgment του αρχικού SQM μηνύματος είναι general acknowledgment (ACK).

Το SQR μήνυμα στέλνεται ως unsolicited (αυτόματο - δεν έχει ζητηθεί).

### Enhanced mode queries

Τα νέα enhanced mode queries, που πρωτοπαρουσιάστηκαν στην Version 2.3, χρησιμοποιούν τους ορισμούς μηνυμάτων που έχουν αναπτυχθεί στο Κεφάλαιο 5.

### Message Segments

### ARQ - appointment request segment

Το ARQ segment ορίζει την αίτηση για το κλείσιμο ενός ραντεβού. Χρησιμοποιείται στις διαδικασίες που μια εφαρμογή έχει το ρόλο του placer.

HL7 Attribute Table – ARQ – Appointment Request

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | EI | R |  |  | 00860 | Placer Appointment ID |
| 2 | 75 | EI | C |  |  | 00861 | Filler Appointment ID |
| 3 | 5 | NM | C |  |  | 00862 | Occurrence Number |
| 4 | 22 | EI | O |  |  | 00218 | Placer Group Number |
| 5 | 250 | CE | O |  |  | 00864 | Schedule ID |
| 6 | 250 | CE | O |  |  | 00865 | Request Event Reason |
| 7 | 250 | CE | O |  | 0276 | 00866 | Appointment Reason |
| 8 | 250 | CE | O |  | 0277 | 00867 | Appointment Type |
| 9 | 20 | NM | O |  |  | 00868 | Appointment Duration |
| 10 | 250 | CE | O |  |  | 00869 | Appointment Duration Units |
| 11 | 53 | DR | O | Y |  | 00870 | Requested Start Date/Time Range |
| 12 | 5 | ST | O |  |  | 00871 | Priority-ARQ |
| 13 | 100 | RI | O |  |  | 00872 | Repeating Interval |
| 14 | 5 | ST | O |  |  | 00873 | Repeating Interval Duration |
| 15 | 250 | XCN | R | Y |  | 00874 | Placer Contact Person |
| 16 | 250 | XTN | O | Y |  | 00875 | Placer Contact Phone Number |
| 17 | 250 | XAD | O | Y |  | 00876 | Placer Contact Address |
| 18 | 80 | PL | O |  |  | 00877 | Placer Contact Location |
| 19 | 250 | XCN | R | Y |  | 00878 | Entered By Person |
| 20 | 250 | XTN | O | Y |  | 00879 | Entered By Phone Number |
| 21 | 80 | PL | O |  |  | 00880 | Entered By Location |
| 22 | 75 | EI | O |  |  | 00881 | Parent Placer Appointment ID |
| 23 | 75 | EI | O |  |  | 00882 | Parent Filler Appointment ID |
| 24 | 22 | EI | C | Y |  | 00216 | Placer Order Number |
| 25 | 22 | EI | C | Y |  | 00217 | Filler Order Number |

### SCH - schedule activity information segment

Το SCH segment περιέχει γενικές πληροφορίες για την προγραμματισμένη συνάντηση.

HL7 Attribute Table - SCH – Scheduling Activity Information

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | EI | C |  |  | 00860 | Placer Appointment ID |
| 2 | 75 | EI | C |  |  | 00861 | Filler Appointment ID |
| 3 | 5 | NM | C |  |  | 00862 | Occurrence Number |
| 4 | 22 | EI | O |  |  | 00218 | Placer Group Number |
| 5 | 250 | CE | O |  |  | 00864 | Schedule ID |
| 6 | 250 | CE | R |  |  | 00883 | Event Reason |
| 7 | 250 | CE | O |  | 0276 | 00866 | Appointment Reason |
| 8 | 250 | CE | O |  | 0277 | 00867 | Appointment Type |
| 9 | 20 | NM | O |  |  | 00868 | Appointment Duration |
| 10 | 250 | CE | O |  |  | 00869 | Appointment Duration Units |
| 11 | 200 | TQ | R | Y |  | 00884 | Appointment Timing Quantity |
| 12 | 250 | XCN | O | Y |  | 00874 | Placer Contact Person |
| 13 | 250 | XTN | O |  |  | 00875 | Placer Contact Phone Number |
| 14 | 250 | XAD | O | Y |  | 00876 | Placer Contact Address |
| 15 | 80 | PL | O |  |  | 00877 | Placer Contact Location |
| 16 | 250 | XCN | R | Y |  | 00885 | Filler Contact Person |
| 17 | 250 | XTN | O |  |  | 00886 | Filler Contact Phone Number |
| 18 | 250 | XAD | O | Y |  | 00887 | Filler Contact Address |
| 19 | 80 | PL | O |  |  | 00888 | Filler Contact Location |
| 20 | 250 | XCN | R | Y |  | 00878 | Entered by Person |
| 21 | 250 | XTN | O | Y |  | 00879 | Entered by Phone Number |
| 22 | 80 | PL | O |  |  | 00880 | Entered by Location |
| 23 | 75 | EI | O |  |  | 00881 | Parent Placer Appointment ID |
| 24 | 75 | EI | C |  |  | 00882 | Parent Filler Appointment ID |
| 25 | 250 | CE | O |  | 0278 | 00889 | Filler Status Code |
| 26 | 22 | EI | C | Y |  | 00216 | Placer Order Number |
| 27 | 22 | EI | C | Y |  | 00217 | Filler Order Number |

### RGS - resource group segment

Το RGS segment χρησιμοποιείται για να αναγνωριστούν οι σχεσείς μεταξύ των αποθεμάτων σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Αυτό το segment μπορεί να χρησιμοποιηθεί (on a site specified basis), για την αναγνώριση γκρουπ απόθεμάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα προσχεδιασμένο event ή για την περιγραφή άλλων σχέσεων μεταξύ τους.

HL7 Attribute Table – RGS – Resource Group

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 01203 | Set ID - RGS |
| 2 | 3 | ID | C |  | 0206 | 00763 | Segment Action Code |
| 3 | 250 | CE | O |  |  | 01204 | Resource Group ID |

### AIS - appointment information - service segment

Το AIS segment περιέχει πληροφορίες για διάφορα είδη υπηρεσιών που μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα προσχέδιο. Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτή την κατηγορία ελέγχονται από ένα προσχέδιο στην εφαρμογή προγράμματος του filler. Όσες υπηρεσίες δεν ελέγχονται από ένα προσχέδιο δεν αναγνωρίζονται σε μια αίτηση προσχεδίου που χρησιμοποιεί αυτό το segment.

HL7 Attribute Table - AIS - Appointment Information

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00890 | Set ID - AIS |
| 2 | 3 | ID | C |  | 0206 | 00763 | Segment Action Code |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00238 | Universal Service Identifier |
| 4 | 26 | TS | C |  |  | 01202 | Start Date/Time |
| 5 | 20 | NM | C |  |  | 00891 | Start Date/Time Offset |
| 6 | 250 | CE | C |  |  | 00892 | Start Date/Time Offset Units |
| 7 | 20 | NM | O |  |  | 00893 | Duration |
| 8 | 250 | CE | O |  |  | 00894 | Duration Units |
| 9 | 10 | IS | C |  | 0279 | 00895 | Allow Substitution Code |
| 10 | 250 | CE | C |  | 0278 | 00889 | Filler Status Code |
| 11 | 250 | CE | O | Y | 0411 | 01474 | Placer Supplemental Service Information |
| 12 | 250 | CE | O | Y | 0411 | 01475 | Filler Supplemental Service Information |

### AIG - appointment information - general resource segment

Το AIG segment περιέχει πληροφορίες για διάφορα είδη αποθεμάτων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα προσχέδιο. Αυτά τα αποθέματα ελέγχονται από ένα άλλο προσχέδιο μέσα στο πλαίσιο του προσχέδιου της εφαρμογής του filler. Τα αποθέματα που δεν ελέγχονται από ένα τέτοιο προσχέδιο δεν αναγνωρίζονται από τα προσχέδια που κάνουν χρήση αυτού του segment. Τα αποθέματα που περιγράφονται εδώ είναι διαφόρων ειδών, όπως εξοπλισμός, και αναγνωρίζονται από έναν απλό κωδικό αναγνώρισης.

HL7 Attribute Table - AIG - Appointment Information – General Resource

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00896 | Set ID - AIG |
| 2 | 3 | ID | C |  | 0206 | 00763 | Segment Action Code |
| 3 | 250 | CE | C |  |  | 00897 | Resource ID |
| 4 | 250 | CE | R |  |  | 00898 | Resource Type |
| 5 | 250 | CE | O | Y |  | 00899 | Resource Group |
| 6 | 5 | NM | O |  |  | 00900 | Resource Quantity |
| 7 | 250 | CE | O |  |  | 00901 | Resource Quantity Units |
| 8 | 26 | TS | C |  |  | 01202 | Start Date/Time |
| 9 | 20 | NM | C |  |  | 00891 | Start Date/Time Offset |
| 10 | 250 | CE | C |  |  | 00892 | Start Date/Time Offset Units |
| 11 | 20 | NM | O |  |  | 00893 | Duration |
| 12 | 250 | CE | O |  |  | 00894 | Duration Units |
| 13 | 10 | IS | C |  | 0279 | 00895 | Allow Substitution Code |
| 14 | 250 | CE | C |  | 0278 | 00889 | Filler Status Code |

### AIL - appointment information - location resource segment

Το AIL segment περιέχει πληροφορίες για αποθέματα τοποθεσίας (δωμάτια συναντήσεων, δωμάτια εξέτασης ή άλλες τοποθεσίες) που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα προσχέδιο. Αυτά τα αποθέματα ελέγχονται από ένα άλλο προσχέδιο μέσα στο πλαίσιο του προσχέδιου της εφαρμογής του filler. Τα αποθέματα που δεν ελέγχονται από ένα τέτοιο προσχέδιο δεν αναγνωρίζονται από τα προσχέδια που κάνουν χρήση αυτού του segment. Τα αποθέματα τοποθεσίας αναγνωρίζονται απ‘ αυτό το segment λόγω της κωδικοποιήσης τοποθεσίας που χρησιμοποιείται στο specification του HL7.

HL7 Attribute Table - AIL – Appointment Information – Location Resource

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00902 | Set ID - AIL |
| 2 | 3 | ID | C |  | 0206 | 00763 | Segment Action Code |
| 3 | 80 | PL | C |  |  | 00903 | Location Resource ID |
| 4 | 250 | CE | R |  |  | 00904 | Location Type-AIL |
| 5 | 250 | CE | O |  |  | 00905 | Location Group |
| 6 | 26 | TS | C |  |  | 01202 | Start Date/Time |
| 7 | 20 | NM | C |  |  | 00891 | Start Date/Time Offset |
| 8 | 250 | CE | C |  |  | 00892 | Start Date/Time Offset Units |
| 9 | 20 | NM | O |  |  | 00893 | Duration |
| 10 | 250 | CE | O |  |  | 00894 | Duration Units |
| 11 | 10 | IS | C |  | 0279 | 00895 | Allow Substitution Code |
| 12 | 250 | CE | C |  | 0278 | 00889 | Filler Status Code |

### AIP - appointment information - personnel resource segment

Το AIP segment περιέχει πληροφορίες για τους τύπους του προσωπικού που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα προσχέδιο. Το προσωπικό αυτό ελέγχεται από ένα άλλο προσχέδιο μέσα στο πλαίσιο του προσχέδιου της εφαρμογής του filler. Τα είδη του προσωπικού που δεν ελέγχονται από ένα τέτοιο προσχέδιο δεν αναγνωρίζονται από τα προσχέδια που κάνουν χρήση αυτού του segment. Το προσωπικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε παροχέα ιατρικής περιθαλψής σε ένα ίδρυμα (π.χ., τεχνικούς, φυσιολόγους, νοσοκόμες/ους, χειρουργούς, αναισθησιολόγους, ή CRNAs).

HL7 Attribute Table – AIP – Appointment Information – Personnel Resource

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | SI | R |  |  | 00906 | Set ID - AIP |
| 2 | 3 | ID | C |  | 0206 | 00763 | Segment Action code |
| 3 | 250 | XCN | C | Y |  | 00913 | Personnel Resource ID |
| 4 | 250 | CE | R |  |  | 00907 | Resource Role |
| 5 | 250 | CE | O |  |  | 00899 | Resource Group |
| 6 | 26 | TS | C |  |  | 01202 | Start Date/Time |
| 7 | 20 | NM | C |  |  | 00891 | Start Date/Time Offset |
| 8 | 250 | CE | C |  |  | 00892 | Start Date/Time Offset Units |
| 9 | 20 | NM | O |  |  | 00893 | Duration |
| 10 | 250 | CE | O |  |  | 00894 | Duration Units |
| 11 | 10 | IS | C |  | 0279 | 00895 | Allow Substitution Code |
| 12 | 250 | CE | C |  | 0278 | 00889 | Filler Status Code |

### APR - appointment preferences segment

Το APR segment περιέχει τις παραμέτρους και τις προτιμήσεις για την αίτηση συνάντησης στο SRM message. Επιτρέπει στις εφαρμογές του placer να παρέχουν τις παραμέτρους και τις προτιμήσεις στην εφαρμογή του filler, με σκοπό καθορίσουν πότε πρέπει να προγραμματιστεί ένα ραντεβού που έχει ζητηθεί.

HL7 Attribute Table – APR – Appointment Preferences

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | SCV | O | Y | 0294 | 00908 | Time Selection Criteria |
| 2 | 80 | SCV | O | Y | 0294 | 00909 | Resource Selection Criteria |
| 3 | 80 | SCV | O | Y | 0294 | 00910 | Location Selection Criteria |
| 4 | 5 | NM | O |  |  | 00911 | Slot Spacing Criteria |
| 5 | 80 | SCV | O | Y |  | 00912 | Filler Override Criteria |

### Υλοποιήσεις ύπο συζήτηση

### Λογική σχέση αποθέματος και segments υπηρεσίας

Σ’ αυτό το κεφάλαιο αφήνεται να εννοηθεί ότι ένα επαναλαμβανόμενο απόθεμα και συγκεκριμένα segments υπηρεσίας, έχουν μια λογική σχέση «και» (“and”). Με άλλα λόγια, αν σταλούν περισσότερα από ένα AIP segments σε μια σύνοδο, είναι λογικό να καταλάβουμε ότι και τα δύο αποθέματα προσωπικού (personnel resources) που ορίζονται είναι απαιτούμενα για το ραντεβού. Αυτή τη στιγμή, τίποτα δεν δείχνει πως υπάρχει λογική σχέση «ή» (“or”) μεταξύ του αποθέματος και των segments υπηρεσίας. Είναι δυνατό να προσδιορίσουμε έναν τύπο αποθέματος ώστε να πετύχουμε παρόμοια (αλλά όχι ισοδύναμα) αποτελέσματα.

### Πολλαπλές εφαρμογές placer

Όταν υλοποιούνται οι διαδικασίες που ορίστηκαν σ’ αυτό το κεφάλαιο με πολλαπλες εφαρμογές placer, πρέπει να έχει κάποιος υπόψη του τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν όταν περισσότερες από μία εφαρμογές του placer ζητούν να κλειστεί, να κρατηθεί ή να κλειδωθεί το ίδιο   slot ή ένα σετ από slots σε ένα προσχέδιο.

Σ’ αυτό το κεφάλαιο δεν γίνεται προσπάθεια να οριστεί η ιδιοκτησία των attributes (π.χ., με βάση τους ρόλους των εφαρμογών). Με τον όρο ιδιοκτησία (ownership) εννοούμε το δικαίωμα για τη δημιουργία ή την ανανέωση του περιεχομένου των attributes. Αν μία ή περισσότερες εφαρμογές προσπαθούν ταυτόχρονα να ανανεώσουν το ίδιο ή τα ίδια attribute(s), μοιραία μπορεί να έχουμε συγκρούσεις που θα οδηγήσουν σε κατάρευση των δεδομένων. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί αν υπαρχουν ισχυροί μηχανισμοί για το κλείδωμα τέτοιων attributes μεταξύ των εφαρμογών.

### Θέματα

### Λογική σχέση αποθέματος και segments υπηρεσίας

Κατά την υλοποίηση του specification για αυτό το κεφάλαιο γεννήθηκε η ανάγκη να προσδιοριστεί το νόημα μιας έκφρασης του τύπου:

((Resource-1 and Resource-2) or (Resource-3 and (Resource-4 or Resource-5)))

Για να εξηγηθεί το πάραπάνω προτάθηκε μια επέκταση του Standard που θα επέτρεπε ένα λογικό συντακτικό τύπου Lisp, μαζί με τα μηνύματα όπως είναι το Schedule Request μήνυμα. Αυτό το συντακτικό χρησιμοποιεί ένα BEGIN και ένα END segment για την λογική ομαδοποίηση των segments, και ένα AND και ένα OR segment για τη λογική σύνδεση των segments. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ακόλουθο:

BEGIN|<cr>

BEGIN|<cr>

AIG|Resource-1...<cr>

AIG|Resource-2...<cr>

AND|<cr>

END|<cr>

BEGIN|<cr>

AIG|Resource-3...<cr>

BEGIN|<cr>

AIG|Resource-4...<cr>

AIG|Resource-5...<cr>

OR|<cr>

END|<cr>

AND|<cr>

END|<cr>

OR|<cr>

END|<cr>

Αυτό μεταφράζεται ως εξής:

((Resource-1 Resource-2 AND)  (Resource-3 (Resource-4 Resource-5 OR) AND) OR)

## Chapter 11: Patient Referral

### Σκοπός

Το κεφάλαιο του Patient Referral ορίζει το σετ των μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται στην επικοινώνια ιδρυμάτων περίθαλψης για την παραμποπή ενός ασθενή. Αυτές οι διαδικασίες παραπομπής, συνήθως γίνονται μεταξύ ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και συστήματα αποθήκευσης δεδομένων.

Το referral σ’ αυτό το specification έχει δοθεί από την οπτική του provider ως μια ξεχωριστή οντότητα, ανεξαρτήτα από την συσχετισή του/της με το συγκεκριμένο ίδρυμα. Τα trigger events που στέλνουν αυτά τα μηνύματα δεν περιορίζονται στο περιβάλλον του νοσοκομείου, άλλα έχουν ένα κοινωνικό εύρος επιρροής όπου απαιτείται πιο αυστηρή αναγνώριση ασθενών και  healthcare providers. Για αυτό το λόγο, ένα referral πρέπει να περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες αναγνώρισης ώστε να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις ανόμοιων συστημάτων.

Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα διάφορα events και οι διαδικασίες που προκύπτουν. Όλα αυτά αποτελούν το σετ των μηνύματων στα referrals.

### Οι ρόλοι των εφαρμογών & η επεξεργασία των δεδομένων

Σ’ αυτό το Standard μια εφαρμογή μπορεί να έχει τέσσερις ρόλους: referring ή referred-by provider application role, referred-to provider application role, querying application role και auxiliary application role. Αυτόι οι ρόλοι ορίζουν τις εσωτερικές διαδικασίες που συμβαίνουν μεταξύ των εφαρμογών σε ένα περιβάλλον μηνυμάτων. Σε πολλά από τα είδη περιβάλλοντος που χρησιμοποιούμε, μια εφαρμογή μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ρόλους.

#### The referring provider application role

Η εφαρμογή του referring provider ζητά τις υπηρεσίες μιας άλλης εφαρμογής  healthcare provider (referred-to provider). Η εφαρμογή του referring provider μπορεί να έχει σχέση ή όχι με την οντότητα που παραλαμβάνει αυτή την αίτηση. Παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις το περιβάλλον είναι φύσει εσωτερικό, δεν περιορίζεται σ’ αυτό το μοντέλο άλλα εφαρμόζεται και σε εσωτερικές περιπτώσεις. Η εφαρμογή του referring provider συνήθως έχει και το ρόλο του auxiliary τη στιγμή που ένας ασθενής έχει γίνει δεκτός από μια άλλη εφαρμογή.

Το άντιστοιχο της εφαρμογής του referring provider σε ένα μη-αυτοματοποιημένο περιβάλλον είναι ο primary care provider, ο οποίος μετά τη διάγνωση παραπέμπει τον ασθενή σε έναν ειδικό. Συχνά, ο ειδικός αυτός μπορεί να μην αναλάβει τον ασθενή, προτιμώντας να τον παραπέμψει με τη σειρά του σε κάποιον άλλο healthcare provider.

#### The referred-to provider application role

Η εφαρμογή του referred-to provider, στο μοντέλο του referral, είναι το πρόσωπο που διεξάγει μία ή περισσότερες υπηρεσίες τις οποίες έχει ζητήσει κάποιος άλλος healthcare provider (referring provider). Με άλλα λόγια, η εφαρμογή του referred-to provider ελέγχει ένα συγκεκριμένο σετ υπηρεσίων και ορίζει την διαθεσιμότητά τους. Λόγω αυτής της ιδιότητας, καμιά άλλη εφαρμογή δεν μπορεί να δέχεται, να απορρίπτει ή να διαμορφώνει ένα referral που έχει γίνει δεκτό μια εφαρμογή referred-to provider.

Το αντίστοιχο της εφαρμογής του referred-to provider σε ένα μη-αυτοματοποιημένο περιβάλλον, μπορεί να είναι ένας ειδικός, όπως ένας καρδιολόγος.

#### The querying application role

Η εφαρμογή του querying δεν έλεγχει ένα referral ούτε ζητά αλλαγές πάνω σ’ αυτό. Η εφαρμογή αυτή δεν δέχεται αυτόματα πληροφορίες για referrals όπως η auxiliary εφαρμογη, αλλά παίρνει τις όποιες πληροφορίες με χρήση του μηχανισμού query. Οι πληροφορίες που παραλαμβάνει είναι έγκυρες μόνο την συγκεκριμένη στιγμή που τα αποτελέσματα του query παράγονται από τις εφαρμογές του provider.

Το αντίστοιχο της εφαρμογής του querying σε ένα μη-αυτοματοποιημένο περιβάλλον, μπορεί να είναι ένας primary care provider που ψάχνει πληροφορίες για έναν συγκεκριμένο ασθενή, τον όποιο έχει παραπέμψει σε έναν ειδικό.

#### The auxiliary application role

Όπως και οι querying εφαρμογές μια auxiliary εφαρμογή, ενδιαφέρεται για τη συλλογή πληροφόριών για ένα συγκεκριμένο referral. Μια auxiliary εφαρμογή θεωρείται ένα «ενδιαφερόμενο τρίτο-πρόσωπο» (“interested third-party”), το οποίο ενδιαφέρουν οι αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα referral, χωρίς όμως η ίδια να άλλαζει ή να ελέγχει οτιδήποτε. Η auxiliary εφαρμογή συλλέγει πληροφορίες παθητικά με την παραλαβή unsolicited updates από τις εφαρμογές του provider.

Το αντίστοιχο της auxiliary (βοηθητικής) εφαρμογής σε ένα μη-αυτοματοποιημένο περιβάλλον μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο παραλαμβάνει αναφορές που περιέχεουν πληροφορίες για referral.

#### Οι ρόλοι των εφαρμογών σε περιβάλλον μηνυμάτων συμπυκνώνονται στο ακόλουθο σχήμα:

Figure 11-1.  Application role messaging relationships

Λεξιλόγιο

#### Benefits:

Οι υπηρεσίες που πληρώνονται με βάση κάποιο πλάνο του payor. Ανάφερονται ακόμη ως προϊόν ασφάλειας, όπως η παροχή ιατρικής περίθαλψης, συνταγή φαρμάκων, κλπ.

#### Clinical information – Κλινικές πληροφορίες:

Αναφέρεται στα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο του ασθενή. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιέχουν λίστες προβλημάτων, αποτελέσματα εξετάσεων, πρόσφατες θεραπείες, ιστορικό της οικογένειας κλπ. Για τους σκοπούς αυτού του κεφαλαίου, οι κλιικές πληροφορίες περιορίζονται στις διαγνώσεις (DG1& DRG), αναφορές αποτελεσμάτων (OBX/OBR) και αλλεργίες (AL1).

#### Dependent:

Αναφέρεται σε ένα πρόσωπο που συνδέεται με ένα συνδρομητή, όπως σύζυγος ή παιδί.

#### Eligibility/coverage – Καταλληλότητα/κάλυψη:

Αναφέρεται σε μια χρονική περίοδο που ένα άτομο (subscriber ή dependent) έχει το δικαίωμα των benefits.

#### Encounter:

Αναφέρεται στην συναντηση ανάμεσα σε ένα πρόσωπο και σε έναν παροχέα ιατρικής περίθαλψης.

#### Guarantor – Εγγυητής:

Αναφέρεται σε ένα πρόσωπο που έχει την οικονομική ευθύνη για την πληρωμή του λογαριασμού ενός ασθενή.

#### Healthcare provider – Παροχέας ιατρικής περίθαλψης:

Αναφέρεται σε ένα άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο από κάποια αρχή ή από το νόμο, για την διαχείρηση της ιατρικής περίθαλψης λόγω επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένου και ενός ιδρύματος ιατρικής περίθαλψης.

#### Payor:

Υποδεικνύει μια τρίτη οντότητα που πληρώνει ή καλύπτει τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης. Με τον όρο payor εννοούμε μια ασφαλιστική εταιρεία, έναν ιατρικό οργανισμό (HMO), έναν οργανισμό παροχέα (PPO), μια κυβερνητική εταιρία ή μια εταιρία διαχείρισης – κάποιο τρίτο πρόσωπο- (TPA).

#### Pre-authorization:

Αναφέρεται στη επεξεργασία για την ανακτηση έγκρισης, ώστε να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα μιας υπηρεσίας. Η διαδικασία αυτή δεν εγγυάται κάλυψη.

#### Primary care provider:

Υποδεικνύει τον provider που είναι υπεύθυνος για την παροχή φροντίδας, αλλά και για την παραπομπή του ασθενή σε κάποιον ειδικό, κατά την είσοδο του στο νοσοκομείο. Αναφέρεται επίσης ως  case manager ή gatekeeper.

#### Referral – Σύσταση/Παραπομπή:

Είναι η σύσταση ενός provider ότι ένας ασθενής θα έχει τις υπηρεσίες ενός άλλου provider.

#### Referring provider:

Υποδεικνύει τον provider που ζητά τις υπηρεσίες ενός ειδικού ή άλλου primary care provider. Ένας referring provider μπορεί να είναι, στην ουσία, ένας ειδικός που παραπέμπει τον ασθενή σε έναν άλλο ειδικό.

#### Referred-to-provider:

Τυπικά υποδεικνύει έναν ειδικό παροχέα ιατρικής περίθαλψης που παρέχει τις υπηρεσίες όταν του το ζητά ένας primary care provider ή άλλος ειδικός.

#### Specialist – Ειδικός:

Εννοούμε του παροχέα ιατρικής περίθαλψης που έχει περισσότερες δυνατότητες ή αποθέματα από τον primary care provider.

#### Subscriber - Συνδρομητής:

Αναφέρεται στο πρόσωπο που επιλέγει τα benefits και συνδέεται με έναν εργοδότη ή ασφαλιστή.  and is affiliated with an employer or insurer.

### Patient Information Request Messages & Trigger Events

### RQI/RPI - request for insurance information (event I01)

Μ’ αυτό το trigger event στέλνεται ένα μήνυμα από τον ένα healthcare provider στον άλλο, για να ζητήσει πληροφορίες ασφάλειας για έναν ασθενή.

| RQI^I01^RQI_I01 | Request Patient Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [[{GT1}] | Guarantor | 6 |
| { |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

| RPI^I01^RPI_I01 | Return Patient Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 3 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [[{GT1}] | Guarantor | 6 |
| { |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

### RQI/RPL - request/receipt of patient selection display list (event I02)

Αυτό το trigger event συμβαίνει όταν ο αιτών ζητά να βρεθεί ένα όνομα σε μια λίστα. Γενικά, αυτή η αίτηση χρησιμοποιείται από τον αποκρινόμενο, όταν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να βρεθεί το όνομα κάποιου πρόσωπου. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο requester μπορεί να ζητήσει μια λίστα με όλα τα υποψήφια ονόματα που ταιριάζουν στα δεδομένα που έχει και να κάνει μια επιλογή απ’ αυτά. Ο κωδικός αυτού του event χρησιμοποιείται και από τον responder για να δείξει ότι οι πληροφορίες που επιστρέφονται περιέχουν μια λίστα δεδομένων και όχι πληροφορίες σχετικές με ένα συγκεκριμένο ασθενή.

| RQI^I02^RQI_I01 | Request Patient Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [[{GT1}] | Guarantor | 6 |
| { |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

| RPL^I02^RPL_I02 | Return Patient Display List | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 3 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| [{DSP}] | Display Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

### RQI/RPR - request/receipt of patient selection list (event I03)

Αυτό το trigger event συμβαίνει όταν ο αιτών ζητά μια λίστα με όνοματα ασθενών. Το event αυτό διαφέρει από το I02 (request/receipts of patient selection display list) στο ότι επιστρέφει τη λίστα των ασθενών με επαναλαμβανόμενα PID segments αντί για επαναλαμβανόμενα DSP segments.

| RQI^I03^RQI_I01 | Request Patient Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [[{GT1}] | Guarantor | 6 |
| { |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

| RPR^I03^RPR_I03 | Return Patient List | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 3 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| [{PID}] | Patient Identification | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

### RQP/RPI - request for patient demographic data (event I04)

Αυτό το trigger event χρησιμοποιείται όταν ζητούνται δημογραφικές πληροφορίες του ασθενή από έναν healthcare provider σε έναν άλλο, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών ασφάλειας και λογαριασμού. Τυπικά, αυτή η σύνοδος συμβαίνει ανάμεσα σε δύο provider, αλλά μπορεί να απευθύνεται και σε έναν payor.

| RQP^I04^RQP_I04 | Request Patient Demographics | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [{GT1}] | Guarantor | 6 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

| RPI^I04^RPI_I04 | Return Patient Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 3 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [[{GT1}] | Guarantor | 6 |
| { |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

### RQC/RCI - request for patient clinical information (event I05)

Αυτό το event χρησιμοποιείται όταν ζητούνται κλινικές πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο ασθενή. Γενικά, η σύνοδος αυτή συμβαίνει ανάμεσα σε δυο provider (τυπικά ένα εργαστήριο ή ακτινολογικό, κλπ.). Παρόλαυτά, μπορεί να είναι χρήσιμη σε μια αίτηση από τον payor-στον-provider για πληροφορίες κλινικών παρατηρήσεων.

| RQC^I05^RQC_I05 | Request Clinical Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [{GT1}] | Guarantor | 6 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

| RCI^I05^RCI_I05 | Return Clinical Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 3 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{DG1}] | Diagnosis | 6 |
| [{DRG}] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBR | Observation Request | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

### RQC/RCL - request/receipt of clinical data listing (event I06)

Αυτός ο κωδικός στέλνεται από έναν healthcare provider σε έναν άλλο (τυπικά ένα εργαστήριο ή ακτινολογικό, κλπ.) για να ζητήσει μια λίστα από διαθέσιμες πληροφορίες κλινικών παρατηρήσεων.

| RQC^I06^RQC_I05 | Request Clinical Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification3 |  |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated parties | 6 |
| [ GT1 ] | Guarantor | 6 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

| RCL^I06^RCL_I06 | Return Clinical List | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF] | Query Filter | 5 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{DG1}] | Diagnosis | 6 |
| [{DRG}] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| [{DSP}] | Display Data | 5 |
| [ DSC ] | Continuation Pointer | 2 |

### PIN/ACK - unsolicited insurance information (event I07)

Αυτό το trigger event χρησιμοποιείται από μια οντότητα ή έναν οργανισμό για τη μετάδοση πληροφορίων ασφάλισης ενός ασθενή, σε έναν healthcare provider. Τυπικά, ο healthcare provider θα είναι primary care provider.

| PIN^I07^RQI_I01 | Patient Insurance Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [[{GT1}] | Guarantor | 6 |
| { |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info -Cert | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

| ACK^I07^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error Information | 2 |

### Patient Treatment Authorization Requests

### RQA/RPA - request patient authorization message

Όλα τα trigger events σ’ αυτό το γκρουπ χρησιμοποιούν τον ακόλουθο ορισμό για τα μηνύματά τους.

| RQA^I08-I11^RQA_I08 | Request Patient Authorization | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [RF1] | Referral Information | 11 |
| [ |  |  |
| AUT | Authorization Information | 11 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [[{GT1}] | Guarantor | 6 |
| { |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [{DG1}] | Diagnosis | 6 |
| [{DRG}] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| PR1 | Procedure | 6 |
| [ |  |  |
| AUT | Authorization Information | 11 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
|  | ] |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBR | Observation Request | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2] | Patient Visit Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

| RPA^I08-I11^RPA_I08 | Return Patient Authorization | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 3 |
| [RF1] | Referral Information | 11 |
| [ |  |  |
| AUT | Authorization Information | 11 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [{GT1}] | Guarantor | 6 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info - Cert | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ ACC ] | Accident Information | 6 |
| [{DG1}] | Diagnosis | 6 |
| [{DRG}] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| { |  |  |
| PR1 | Procedure | 6 |
| [ |  |  |
| AUT | Authorization Information | 11 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBR | Observation Request | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2] | Patient Visit Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

Αυτά τα trigger events, που χρησιμοποιούν τον πάραπάνω ορισμό, περιγράφονται στις Ενότητες 0, “RQA/RPA - request for treatment authorization information (event I08)”, έως  0, “RQA/RPA - request for cancellation of an authorization (event I11)”.

### RQA/RPA - request for treatment authorization information (event I08)

Μ’ αυτό το trigger event στέλνεται ένα μήνυμα από έναν healthcare provider σε έναν payor με το οποίο ζητείται εγκριση για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ιατρικών διαδικασίων ή εξετάσεων, για έναν ασθενή.  Οι ιατρικές διαδικασίες που ζητούνται πρέπει να συμπληρωθούν στα PR1 segments. Κάθε επαναλαμβανόμενο PR1 segment μπορεί να πηγαίνει μαζί, ως ζευγάρι, με ένα AUT segment, έτσι ώστε οι πληροφορίες της εγκρισής να περιλαμβάνουν ποσά σε δολλάρια, αριθμό θεραπειών, και ενδεχομένως τη διάρκεια της θεραπείας. Τα OBR και OBX segments χρησιμοποιούνται για να περιέχουν σχετικές κλινικές πληροφορίες που μπορεί να είναι αναγκαίες για τη διαδικασία της έγκρισης.

### RQA/RPA - request for modification to an authorization (event I09)

Μ’ αυτό το trigger event στέλνεται ένα μήνυμα από έναν healthcare provider σε έναν payor, στο οποίο ζητείται να γίνουν αλλάγες σε μια έγκριση που έχει προηγηθεί. Για παράδειγμα, ένας provider μπορεί να αποφασίσει πως μια χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνει σε έναν συγκεκριμένο ασθενή.

### RQA/RPA - request for resubmission of an authorization (event I10)

Αν μια αίτηση για έγκριση θεραπείας, έχει απορριφθεί ή ακυρωθεί, τότε αυτό το trigger event στέλνει ένα μήνυμα για επανεξέταση της αίτησης. Για παράδειγμα, ο payor μπορεί να έχει απορρίψει την αίτηση ωσότου σταλούν οι κλινικές πληροφορίες που υποστηρίζουν την αίτηση για την έγκριση.

### RQA/RPA - request for cancellation of an authorization (event I11)

Μ’ αυτό το trigger event στέλνεται η ακύρωση μιας έγκρισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον provider για να δείξει μια υπηρεσία που είχε εγκριθεί δεν πραγματοποιήθηκε ή ο ασθενής άλλαξε provider. Ένας payor μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την αίτηση για την απόρριψη μιας αίτησης έγκρισης από έναν provider.

### Patient Referral Messages & Trigger Events

### REF/RRI - patient referral message

Τα trigger events που χρησιμοποιούν αυτό τον ορισμό μηνυμάτων περιγράφονται στις Ενότητες 0, “REF/RRI - patient referral (event I12)”, έως 0, “REF/RRI - request patient referral status (event I15)”.

| REF^I12-I15^REF_I12 | Patient Referral | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [RF1] | Referral Information | 11 |
| [ |  |  |
| AUT | Authorization Information | 11 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
| ] |  |  |
| { |  |  |
| PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [{NK1}] | Next of Kin/Associated Parties | 6 |
| [{GT1}] | Guarantor | 6 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| IN1 | Insurance | 6 |
| [IN2] | Insurance Additional Info | 6 |
| [IN3] | Insurance Add’l Info -Cert | 6 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ACC] | Accident Information | 6 |
| [{DG1}] | Diagnosis | 6 |
| [{DRG}] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| PR1 | Procedure | 6 |
| [ |  |  |
| AUT | Authorization Information | 11 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
|  | ] |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBR | Observation Request | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2] | Patient Visit Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2] | Patient Visit Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

| RRI^I12-I15^RRI_I12 | Return Referral Information | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [MSA] | Message Acknowledgment | 3 |
| [RF1] | Referral Information | 11 |
| [ |  |  |
| AUT | Authorization Information | 11 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
| ] |  |  |
| { PRD | Provider Data | 11 |
| [{CTD}] | Contact Data | 11 |
| } |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [ACC] | Accident Information | 6 |
| [{DG1}] | Diagnosis | 6 |
| [{DRG}] | Diagnosis Related Group | 6 |
| [{AL1}] | Allergy Information | 3 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| PR1 | Procedure | 6 |
| [ |  |  |
| AUT | Authorization Information | 11 |
| [CTD] | Contact Data | 11 |
|  | ] |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBR | Observation Request | 4 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| [ |  |  |
| { |  |  |
| OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| [ |  |  |
| PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2] | Patient Visit Additional Info | 3 |
| ] |  |  |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |

Τα PV1 και PV2 περιλαμβάνονται επίσης στον ορισμό του RRI μηνύματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα segments δεν αντικατροπτίζουν το αρχικό REF μήνυμα. Απ’ την άλλη πλευρά, μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψη ή τον encounter που προέκυψε από το referral.

### REF/RRI - patient referral (event I12)

Μ’ αυτό το trigger event στέλνεται ένα μήνυμα από έναν healthcare provider σε έναν άλλο σχετικά με ένα συγκεκριμένο ασθενή. Το μήνυμα του  referral μπορεί να περιέχει δημογραφικά στοιχεία του ασθενή, συγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν (συνοδευόμενες από τις έγκρίσεις) και πρόσφατες κλινικές πληροφορίες που περιγράφουν την παρούσα κατάσταση του ασθενή.

### REF/RRI - modify patient referral (event I13)

Μ’ αυτό το trigger event στέλνεται ένα μήνυμα από έναν healthcare provider σε έναν άλλο σχετικά με τις αλλάγες που πρέπει να γίνουν σε ένα ήδη υπάρχον referral. Οι άλλαγες σε ένα referral μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετες οδηγίες από τον referring provider, πρόσθετες κλινικές πληροφορίες, ή ακόμα και πρόσθετες δημογραφικές πληροφορίες του ασθενή.

### REF/RRI - cancel patient referral (event I14)

Μ’ αυτό το trigger event στέλνεται ένα μήνυμα από έναν healthcare provider σε έναν άλλο για την ακύρωση ενός referral. Ένα προηγούμενο referral μπορεί να είχε γίνει λανθασμένα, ή ίσως η ακύρωση να προέρχεται από τον ασθενή.

### REF/RRI - request patient referral status (event I15)

Μ’ αυτό το trigger event στέλνεται ένα μήνυμα από έναν healthcare provider σε έναν άλλο σχετικά με την φάση που βρίσκεται μια αίτηση referral ενός ασθενή. Μια προηγούμενη αίτηση έχει γίνει και έχει επιστραφεί και το acknowledgement. Παρολαυτά, δεν έχει παραληφθεί απόκριση που να δείχνει αποτελέσματα ή/και τη διεξαγωγή κάποιας διαδικασίας που είχε ζητηθεί.

### Segments

### RF1 - referral information segment

Αυτό το segment παρουσιάζει πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμές κατά την αποστολή referrals από τον referring provider στον referred-to provider.

HL7 Attribute Table - RF1 –Referral Information

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | O |  | 0283 | 01137 | Referral Status |
| 2 | 250 | CE | O |  | 0280 | 01138 | Referral Priority |
| 3 | 250 | CE | O |  | 0281 | 01139 | Referral Type |
| 4 | 250 | CE | O | Y | 0282 | 01140 | Referral Disposition |
| 5 | 250 | CE | O |  | 0284 | 01141 | Referral Category |
| 6 | 30 | EI | R |  |  | 01142 | Originating Referral Identifier |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 01143 | Effective Date |
| 8 | 26 | TS | O |  |  | 01144 | Expiration Date |
| 9 | 26 | TS | O |  |  | 01145 | Process Date |
| 10 | 250 | CE | O | Y | 0336 | 01228 | Referral Reason |
| 11 | 30 | EI | O | Y |  | 01300 | External Referral Identifier |

### AUT - authorization information segment

Αυτό το segment παρουσιάζει την έγκριση ή την προ-έγκριση μιας διαδικασίας ή υπηρεσίας που έχει ζητηθεί από τον payor,  καλύπτοντας την ιατρική περίθαλψη ενός ασθενή.

HL7 Attribute Table - AUT – Authorization Information

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | O |  | 0072 | 01146 | Authorizing Payor, Plan ID |
| 2 | 250 | CE | R |  | 0285 | 01147 | Authorizing Payor, Company ID |
| 3 | 45 | ST | O |  |  | 01148 | Authorizing Payor, Company Name |
| 4 | 26 | TS | O |  |  | 01149 | Authorization Effective Date |
| 5 | 26 | TS | O |  |  | 01150 | Authorization Expiration Date |
| 6 | 30 | EI | C |  |  | 01151 | Authorization Identifier |
| 7 | 25 | CP | O |  |  | 01152 | Reimbursement Limit |
| 8 | 2 | NM | O |  |  | 01153 | Requested Number of Treatments |
| 9 | 2 | NM | O |  |  | 01154 | Authorized Number of Treatments |
| 10 | 26 | TS | O |  |  | 01145 | Process Date |

### PRD - provider data segment

Το PRD segment περιέχει δεδομένα που εστιάζουν ειδικά σε ένα referral. Το  καινούριο αυτό segment προέρχεται από την ανάγκη να έχουμε referrals που είναι εξωτερικά σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που παραλαμβάνονται. Έτσι, θα ήταν άστοχο νμα χρησιμοποιήσουμε ένα segment όπως το PV1, γιατί δεν παρέχει πάντα επαρκείς πληροφορίες, ώστε μια εξωτερική εγκατάσταση να μπορεί να αναγνωρίσει πλήρως μια referring οντότητα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο PRD segment θα περιλαμβάνουν τον referring provider, τον referred-to provider, την referred-to τοποθεσία ή υπηρεσία και την διεύθυνση της κλινικής του referring provider.

HL7 Attribute Table - PRD – Provider Data

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R | Y | 0286 | 01155 | Provider Role |
| 2 | 250 | XPN | O | Y |  | 01156 | Provider Name |
| 3 | 250 | XAD | O | Y |  | 01157 | Provider Address |
| 4 | 60 | PL | O |  |  | 01158 | Provider Location |
| 5 | 250 | XTN | O | Y |  | 01159 | Provider Communication Information |
| 6 | 250 | CE | O |  | 0185 | 00684 | Preferred Method of Contact - Provider |
| 7 | 100 | CM | O | Y |  | 01162 | Provider Identifiers |
| 8 | 26 | TS | O |  |  | 01163 | Effective Start Date of Provider Role |
| 9 | 26 | TS | O |  |  | 01164 | Effective End Date of Provider Role |

### CTD - contact data segment

Το CTD segment μπορεί να αναγνωρίσει οποιαδήποτε επαφή προσωπικού, που συνδέεται με μηνύματα referral του ασθενή και τις σχετικές διαδικασίες. Το CTD segment είναι ζευγάρι με το PRD segment. Το PRD segment περιέχει δεδομένα που εστιάζουν συγκεκριμένα στις πληροφορίες του provider σε ένα referral. Για παράδειγμα, ένας provider που παραλαμβάνει ένα referral μπορεί να χρειαζεται να γνωρίζει και τον manager του γραφείου ή το  πρόσωπο - που είναι υπεύθυνο για τους λογαριασμούς – του ιδρύματος στο οποίο ανήκει ο provider που έστειλε το referral. Αυτό το segment επιτρέπει να σχετιστεί ένας provider, με πολλαπλές επαφές προσωπικού.

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R | Y | 0131 | 00196 | Contact Role |
| 2 | 250 | XPN | O | Y |  | 01165 | Contact Name |
| 3 | 250 | XAD | O | Y |  | 01166 | Contact Address |
| 4 | 60 | PL | O |  |  | 01167 | Contact Location |
| 5 | 250 | XTN | O | Y |  | 01168 | Contact Communication Information |
| 6 | 250 | CE | O |  | 0185 | 00684 | Preferred Method of Contact - Provider |
| 7 | 100 | CM | O | Y |  | 01171 | Contact Identifiers |

HL7 Attribute Table - CTD – Contact Data

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R | Y | 0131 | 00196 | Contact Role |
| 2 | 250 | XPN | O | Y |  | 01165 | Contact Name |
| 3 | 250 | XAD | O | Y |  | 01166 | Contact Address |
| 4 | 60 | PL | O |  |  | 01167 | Contact Location |
| 5 | 250 | XTN | O | Y |  | 01168 | Contact Communication Information |
| 6 | 250 | CE | O |  | 0185 | 00684 | Preferred Method of Contact - Provider |
| 7 | 100 | CM | O | Y |  | 01171 | Contact Identifiers |

## Chapter 12: Patient Care (Περίθαλψη Ασθενή)

### Εισαγωγή

Η Τεχνική Επιτροπή Περίθαλψης Ασθενή (Patient Care Technical Committee) έχει σχεδιάσει τα ακόλουθα μηνύματα για την υποστήριξη της επικοινωνίας προβληματικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων κλινικών προβλημάτων, στόχων και πληροφορίων διαδρομών ανάμεσα στα υπολογιστικά συστήματα. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει τα μηνύματα περίθαλψης που είναι αναγκαία για την επικοινωνία των κλινικών εφαρμογών για ένα δεδομένο άτομο. Αυτά τα μηνύματα μπορούν να σταλούν είτε σε batch είτε σε online mode. Οπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2, πολλαπλές σύνοδοι μπορούν να σταλούν σε γκρουπ μεταξύ των εφαρμογών ή με απευθείας σύνδεση.

Λεξιλόγιο

#### Goal – Στόχος:

Ο όρος goal αναφέρεται σε έναν στόχο που θέλουμε να επιτευχθεί ως αποτέλεσμα των διαδικασίων που εφαρμόζονται σε έναν ασθενή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Οι στόχοι αυτοί αφορούν διάφορες πλευρές ενός συστημάτος περίθαλψης. Έτσι, έχουμε εκπαιδευτικόυς στόχους, άλλα και κλινικούς στόχους, όπως ανακούφιση από πόνους, βελτίωση κυκλοφορίας κλπ.

Problem – Πρόβλημα:

Ο όρος problem ενός ασθενή μπορεί να περιγραφεί από μια τυπική διάγνωση ενός συστήματος (όπως είναι τα DRGs, NANDA Nursing Diagnosis, ICD9, DSM, κλπ) ή να γίνει αντιληπτό από περιγραφές άλλων επαγγελματιών για τα θέματα υγείας που απασχολούν ένα άτομο. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας φύσης, και βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Όταν κρατείται ιατρικό αρχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, όλα τα προβλήματα του ασθενή μπορεί να είναι σημαντικά στη μακροχρόνια περίθαλψή του και ενδέχεται να αλλάζει η καταστασή τους. Τα προβλήματα εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του ασθενή και μπορεί η αντιμετωπισή τους να χρειάζεται πολλά ραντεβού, θεραπείες ή encounters.

Role – Ρόλος:

Ό όρος role αναφέρεται στη συμμετοχή ή την ευθύνη ενός ατόμου κατάτη διάρκεια μιας διαδικασίας περίθαλψης. Παραδείγματα role αποτελούν οι primary care provider, transcriptionist, reviewer και consulting physician.

Clinical pathway – Κλινικό μονοπάτι:

Το clinical pathway είναι ένα πλάνο περίθαλψης το όποιο υποσχεται την καλύτερη δυνατή πρόοδο της υγείας του ασθενή. Ένα clinical pathway εφαρμόζεται με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων ενός ασθενή και προσδιόριζει όλες τις ενέργειες-κλειδιά που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθουν οι στόχοι μέσα σε αυστηρά χρονικά πλαίσια. Το clinical pathway περιλαμβάνει αναφορά προβλημάτων, στόχων, και κλινικών διαδικασιών/παραγγελιών.

Variance – Απόκλιση:

Με τον όρο variance εννοούμε τις αποκλίσεις, θετικές ή αρνητικές, από κάποια προκαθορισμένα όρια.

### Trigger events

Τα πάρακάτω trigger events αρχικοποιούν μηνύματα που αφορούν goal, problem και pathway.

Trigger Events Περίθαλψης Ασθενή:

HL7 Table 0003 - Event type (patient care events only)

| Value | Description |
| --- | --- |
| PC1 | PPR - PC/ Problem Add |
| PC2 | PPR - PC/ Problem Update |
| PC3 | PPR - PC/ Problem Delete |
| PC4 | QRY - PC/ Problem Query |
| PC5 | PRR - PC/ Problem Response |
| PC6 | PGL - PC/ Goal Add |
| PC7 | PGL - PC/ Goal Update |
| PC8 | PGL - PC/ Goal Delete |
| PC9 | QRY - PC/ Goal Query |
| PCA | PPV - PC/ Goal Response |
| PCB | PPP - PC/ Pathway (Problem-Oriented) Add |
| PCC | PPP - PC/ Pathway (Problem-Oriented) Update |
| PCD | PPP - PC/ Pathway (Problem-Oriented) Delete |
| PCE | QRY - PC/ Pathway (Problem-Oriented) Query |
| PCF | PTR - PC/ Pathway (Problem-Oriented) Query Response |
| PCG | PPG - PC/ Pathway (Goal-Oriented) Add |
| PCH | PPG - PC/ Pathway (Goal-Oriented) Update |
| PCJ | PPG - PC/ Pathway (Goal-Oriented) Delete |
| PCK | QRY - PC/ Pathway (Goal-Oriented) Query |
| PCL | PPT - PC/ Pathway (Goal-Oriented) Query Response |

### Χρήση των action codes

Πριν την Έκδοση 2.3 του Standard, όλα τα επαναλαμβανόμενα segments έπρεπε να σταλούν με ένα update μήνυμα, γιατί δεν υπήρχε ο τρόπος να διαχωριστούν αυτά που έχουν άλλαξει από αυτά που έχουν παραμείνει ίδια. Σ’ αυτό το snapshot mode, όλα τα  επαναλαμβανόμενα segments πρέπει να στέλνονται με κάθε διαδοχικό μήνυμα σε μια σειρά μηνυμάτων.

Για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων segments, κανουμε χρήση των  action codes (π.χ., order control codes και result status codes). Σε οποιοδήποτε event (για συστήματα που υλοποιούν την Έκδοση 2.3 ή τις μετέπειτα), αν ένα συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο segment μπορεί να ανανεωθεί  (updated) από ένα εκ των δύο modes, οι δύο πλευρές της συνόδου, συμφωνούν ποιο από τα δυο θα χρησιμοποιούν στο interface, το snapshot mode ή το action code/unique identifier mode.

Η περιγραφή των έγκυρων action codes που χρησιμοποιούνται στα message segments αυτού του κεφαλαίου, δίνεται πάρακάτω:

AD (ADD) – το αντικείμενο που ορίζεται σ’ αυτό το segment πρέπει να προστεθεί στο σετ των αντικειμένων που συνδέεται με το προηγούμενο αντικείμενο στην ιεραρχική δομή του μηνύματος (π.χ., ένας στόχος μετά από ένα πρόβλημα προφανώς συνδέεται μ’ αυτό. Αν ο στόχος ήδη υπάρχει, η τοποθέτηση του segment υποδεικνύει την προσθήκη ενός νέου δεσμού ανάμεσα στο στόχο και το πρόβλημα).

CO (CORRECT) – το αντικείμενο που περιέχεται σ’ αυτό το segment έχει διορθωθεί. Αυτό δεν θεώρείται ανανεωμένη (updated) πληροφορία, αλλά πληροφορία που στάλθηκε εξαρχής και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει λάθος. Τα προηγούμενα attributes πρέπει να αντικατασταθούν.

UP (UPDATE) – το αντικείμενο που περιέχεται σ’ αυτό το segment αποτελούν το update πληροφοριών που έχουν ήδη σταλθεί. Οι προηγούμενες πληροφορίες ήταν σωστές όταν αρχικά στάλθηκαν.

DE (DELETE) – το αντικείμενο αυτό πρέπει να διαγραφεί από το σετ των αντικειμένων που είναι συνδεδεμένα με το προηγούμενο αντικείμενο στην ιεραρχία του μηνύματος. Ένα παράδειγμα είναι η διαγραφή ένος ρόλου από ένα object στόχου. Η διαγραφή σημαίνει πως η αρχίκη σύνδεση μεταξύ των δύο ήταν λάθος.

LI (LINK) – αυτό το action code σημαίνει πως το αντικείμενο που περιέχεται στο segment πρέπει να συνδεθεί με το προηγούμενο στην ιεραρχία αντικείμενο. Χρησιμοποιείται για να επισημάνει σχέσεις και όχι για να περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, άσχετες με τα attributes που είναι απαραίτητα για αναγνώριση.

UN (UNLINK) - αυτό το action code είναι μια αίτηση για απομάκρυνση του αντικειμένου από το σετ των συνδεδεμένων αντικειμένων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η αποσύνδεση αναμεσα σε ένα στόχο και ένα πρόβλημα. Η αποσύνδεση δεν σημαίνει πως η αρχική σύνδεση ήταν λαθος, αλλά ότι με την πάροδο του χρόνου δεν είναι πλέον κατάλληλη.

UC (UNCHANGED) - αυτό το action code σημειώνει ότι το segment περιλαμβάνεται για λόγους ιεραρχικής αναγνώρισης του σετ. Δεν περιέχει αλλαγμένα ή πρόσθετα δεδομένα. Ένα παράδειγμα είναι ο μετασχηματισμός των πληροφοριών του role, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται κατάλληλα το προηγούμενο goal segment.

### Ορισμοί Μηνυμάτων

### PGL/ACK - patient goal message (events PC6, PC7, PC8)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να στέλνει τα goals από μία εφαρμογή σε μία άλλη. Πολλά από τα segments που σχετίζονται μ’ αυτό το event είναι προαιρετικά. Αυτό το γεγονος (optionality) επιτρέπει στα συστήματα που χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες να διαμορφώσουν διαδικασίες που ικανοποιούν τις ανάγκες τους.

| PGL^PC6-PC8^PGL_PC6 | Patient Goal Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit - Additional Info | 3 |
| { |  |  |
| GOL | Detail Goal | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments & Comments (Goal Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Goal) | 12 |
| [{ROL | Role (Goal) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{PTH | Detail Pathway | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Pathway) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| [{PRB | Detail Problem | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Problem Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Problem) | 12 |
| [{ROL | Role (Problem) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) |  |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| [{ORC | Common Order | 4 |
| [OBR, etc... | Order Detail Segment, etc. | 4 |
| [{NTE}] | Notes (Order Detail Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Order) | 12 |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation Comments) | 2 |
| [{VAR}]} | Variance (Observation/Result) | 12 |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| }] |  |  |
| } |  |  |

| ACK^PC6-PC8^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

Το error segment υποδεικνύει τα πεδία που προκάλεσαν την απόρριψη της διαδικασίας.

### PPR/ACK - patient problem message (events PC1, PC2, PC3)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να σταλούν τα problems από μια εφαρμογή σε μια άλλη. Πολλά από τα segments που σχετίζονται μ’ αυτό το event είναι προαιρετικά. Αυτό το γεγονος (optionality) επιτρέπει στα συστήματα που χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες να διαμορφώσουν διαδικασίες που ικανοποιούν τις ανάγκες τους.

| PPR^PC1-PC3^PPR_PC1 | Patient Problem Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit | 3 |
| { |  |  |
| PRB | Detail Problem | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Problem Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Problem) | 12 |
| [{ROL | Role (Problem) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{PTH | Detail Pathway | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Pathway) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| [{GOL | Detail Goal | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Goal Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Goal) | 12 |
| [{ROL | Role (Goal) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| [{ORC | Common Order | 4 |
| [OBR, etc | Order Detail Segment, etc. | 4 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Order Detail Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Order) | 12 |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Observation/Result) | 12 |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| }] |  |  |
| } |  |  |

| ACK^PC1-PC3^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

Το error segment υποδεικνύει τα πεδία που προκάλεσαν την απόρριψη της διαδικασίας.

### PPP/ACK - patient pathway message (problem-oriented) (events PCB, PCC, PCD)

| PPP^PCB-PCD^PPP_PCB | Patient Pathway Problem-Oriented Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit | 3 |
| { |  |  |
| PTH | Pathway Detail | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Pathway Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Pathway) | 12 |
| [{ROL | Role (Pathway) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{PRB | Detail Problem | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Problem Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Problem) | 12 |
| [{ROL | Role (Problem) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| [{GOL | Detail Goal | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Goal Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Goal) | 12 |
| [{ROL | Role (Goal) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| [{ORC | Common Order | 4 |
| [OBR, etc | Order Detail Segment, etc. | 4 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Order Detail Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Order) | 12 |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Observation Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Observation/Result) | 12 |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| } |  |  |

| ACK^PCB-PCD^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### PPG/ACK - patient pathway message (goal-oriented) (events PCG, PCH, PCJ)

| PPG^PCG,PCH,PCJ^PPG_PCG | Patient Pathway Goal-Oriented Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit | 3 |
| { |  |  |
| PTH | Pathway Detail | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Pathway Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Pathway) | 12 |
| [{ROL | Role (Pathway) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{GOL | Detail Goal | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Goal Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Goal) | 12 |
| [{ROL | Role (Goal) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| [{PRB | Detail Problem | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Problem Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Problem) | 12 |
| [{ROL | Role (Problem) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| [{ORC | Common Order | 4 |
| [OBR, etc... | Order Detail Segment, etc. | 4 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Order Detail Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Order) | 12 |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments(Observation Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Observation/Result) | 12 |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| } |  |  |

| ACK^PCG,PCH,PCJ^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### QRY - patient care problem query (event PC4)

Το ακόλουθο trigger/message event δίνεται από ένα QRY (ένα query από άλλο σύστημα). Το QRD-8-who filter αναγνωρίζει τον ασθενή ή τον αριθμό λογαριασμού, πάνω στον οποίο έχει οριστεί το query και μπορεί να περιέχει ένα Format Code με την τιμή R (record-oriented). Αν το query έχει κατασκευαστεί με βάση το Patient ID και υπάρχουν δεδομένα που σχετίζονται με πολλούς λογαριασμούς, το πρόβλημα κατά την υλοποιήση είναι το ποια δεδομένα λογαριασμού θα επιστραφούν.

| QRY^PC4^QRY_PC4 | Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [ QRF ] | Query Filter | 2 |

### PRR - patient problem response (event PC5)

Το ακόλουθο trigger/message event δίνεται από το PRR (απόκριση από το σύστημα που είναι υπεύθυνο για τη διόρθωση πληροφοριών σε ένα problem).

| PRR^PC5^PRR_PC5 | Problem Query Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [QAK] | Query Acknowledgement | 5 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| { |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit | 3 |
| { |  |  |
| PRB | Detail Problem | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Problem Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Problem) | 12 |
| [{ROL | Role (Problem) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{PTH | Detail Pathway | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Pathway) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| [{GOL | Detail Goal | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Goal Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Goal) | 12 |
| [{ROL | Role (Goal) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| [{ORC | Common Order | 4 |
| [OBR, etc. | Order Detail Segment, etc. | 4 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Order Detail Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Order) | 12 |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Observation/Result) | 12 |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| }] |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

### QRY - patient goal query (event PC9)

Το ακόλουθο trigger/message event δίνεται από ένα QRY (ένα query από άλλο σύστημα). Το QRD-8-who filter αναγνωρίζει τον ασθενή ή τον αριθμό λογαριασμού, πάνω στον οποίο έχει οριστεί το query και μπορεί να περιέχει ένα Format Code με την τιμή R (record-oriented). Αν το query έχει κατασκευαστεί με βάση το Patient ID και υπάρχουν δεδομένα που σχετίζονται με πολλούς λογαριασμούς, το πρόβλημα κατά την υλοποιήση είναι το ποια δεδομένα λογαριασμού θα επιστραφούν.

| QRY^PC9^QRY_PC4 | Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [ QRF ] | Query Filter | 2 |

### PPV - patient goal response (event PCA)

Το ακόλουθο trigger/message event δίνεται από ένα PPV (απόκριση από το σύστημα που είναι υπεύθυνο για την διόρθωση στις πληροφορίες ενός goal).

| PPV^PCA^PPV_PCA | Goal Query Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [QAK] | Query Acknowledgement | 5 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| { |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit | 3 |
| { |  |  |
| GOL | Detail Goal | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Goal Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Goal) | 12 |
| [{ROL | Role (Goal) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{PTH | Detail Pathway | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Pathway) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| [{PRB | Detail Problem | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Problem Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Problem) | 12 |
| [{ROL | Role (Problem) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| [{ORC | Common Order | 4 |
| [OBR, etc. | Order Detail Segment, etc. | 4 |
| [{NTE]} | Notes & Comments (Order Detail Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Order) | 12 |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Observation/Result) | 12 |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| }] |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

### QRY - patient pathway (problem-oriented) query (event PCE)

Το ακόλουθο trigger/message event δίνεται από ένα QRY (ένα query από άλλο σύστημα). Το QRD-8-who filter αναγνωρίζει τον ασθενή ή τον αριθμό λογαριασμού, πάνω στον οποίο έχει οριστεί το query και μπορεί να περιέχει ένα Format Code με την τιμή R (record-oriented). Αν το query έχει κατασκευαστεί με βάση το Patient ID και υπάρχουν δεδομένα που σχετίζονται με πολλούς λογαριασμούς, το πρόβλημα κατά την υλοποιήση είναι το ποια δεδομένα λογαριασμού θα επιστραφούν.

| QRY^PCE^QRY_PC4 | Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [ QRF ] | Query Filter | 2 |

### PTR - patient pathway (problem-oriented) response (event PCF)

Το ακόλουθο trigger/message event δίνεται από ένα PTR (απόκριση από το σύστημα που είναι υπεύθυνο για την διόρθωση στις πληροφορίες ενός pathway).

| PTR^PCF^PTR_PCF | Patient Pathway Problem-Oriented Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [QAK] | Query Acknowledgement | 5 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| { |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit | 3 |
| { |  |  |
| PTH | Pathway Detail | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Pathway Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Pathway) | 12 |
| [{ROL | Role (Pathway) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }]0 |  |  |
| [{PRB | Detail Problem | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Problem Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Problem) | 12 |
| [{ROL | Role (Problem) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| {NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| [{GOL | Detail Goal | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Goal Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Goal) | 12 |
| [{ROL | Role (Goal) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| [{ORC | Common Order | 4 |
| [OBR, etc. | Order Detail Segment, etc. | 4 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Order Detail Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Order) | 12 |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Observation/Result) | 12 |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

### QRY - patient pathway (goal-oriented) query (event PCK)

Το ακόλουθο trigger/message event δίνεται από ένα QRY (ένα query από άλλο σύστημα). Το QRD-8-who filter αναγνωρίζει τον ασθενή ή τον αριθμό λογαριασμού, πάνω στον οποίο έχει οριστεί το query και μπορεί να περιέχει ένα Format Code με την τιμή R (record-oriented). Αν το query έχει κατασκευαστεί με βάση το Patient ID και υπάρχουν δεδομένα που σχετίζονται με πολλούς λογαριασμούς, το πρόβλημα κατά την υλοποιήση είναι το ποια δεδομένα λογαριασμού θα επιστραφούν.

| QRY^PCK^QRY_PC4 | Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| [ QRF ] | Query Filter | 2 |

### PPT - patient pathway (goal-oriented) response (event PCL)

Το ακόλουθο trigger/message event δίνεται από ένα PPT (απόκριση από το σύστημα που είναι υπεύθυνο για την διόρθωση στις πληροφορίες ενός pathway).

| PPT^PCL^PPT_PCL | Patient Pathway Goal-Oriented Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [QAK] | Query Acknowledgement | 5 |
| QRD | Query Definition | 2 |
| { |  |  |
| PID | Patient Identification | 3 |
| [PV1 | Patient Visit | 3 |
| [PV2]] | Patient Visit | 3 |
| { |  |  |
| PTH | Pathway Detail | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Pathway Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Pathway) | 12 |
| [{ROL | Role (Pathway) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{GOL | Detail Goal | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Goal Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Goal) | 12 |
| [{ROL | Role (Goal) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| [{PRB | Detail Problem | 12 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Problem Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Problem) | 12 |
| [{ROL | Role (Problem) | 12 |
| [{VAR}] | Variance (Role) | 12 |
| }] |  |  |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation/Result Comments) | 2 |
| }] |  |  |
| }] |  |  |
| [{ORC | Common Order | 4 |
| [OBR, etc. | Order Detail Segment, etc. | 4 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Order Detail Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Order) | 12 |
| [{OBX | Observation/Result | 7 |
| [{NTE}] | Notes & Comments (Observation Comments) | 2 |
| [{VAR}] | Variance (Observation/Result) | 12 |
| }] |  |  |
| ] |  |  |
| }] |  |  |
|  | }] |  |
| } |  |  |
| } |  |  |

### Segments Μηνυμάτων

### GOL - goal detail segment

Το goal detail segment περιέχει τα αναγκαία δεδομένα για την προσθήκη, ανανέωση, διόρθωση και διαγραφή των goals για ένα μεμονωμένο άτομο.

HL7 Attribute Table - GOL – Goal Detail

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R |  | 0287 | 00816 | Action Code |
| 2 | 26 | TS | R |  |  | 00817 | Action Date/Time |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00818 | Goal ID |
| 4 | 60 | EI | R |  |  | 00819 | Goal Instance ID |
| 5 | 60 | EI | O |  |  | 00820 | Episode of Care ID |
| 6 | 60 | NM | O |  |  | 00821 | Goal List Priority |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 00822 | Goal Established Date/Time |
| 8 | 26 | TS | O |  |  | 00824 | Expected Goal Achieve Date/Time |
| 9 | 250 | CE | O |  |  | 00825 | Goal Classification |
| 10 | 250 | CE | O |  |  | 00826 | Goal Management Discipline |
| 11 | 250 | CE | O |  |  | 00827 | Current Goal Review Status |
| 12 | 26 | TS | O |  |  | 00828 | Current Goal Review Date/Time |
| 13 | 26 | TS | O |  |  | 00829 | Next Goal Review Date/Time |
| 14 | 26 | TS | O |  |  | 00830 | Previous Goal Review Date/Time |
| 15 | 200 | TQ | O |  |  | 00831 | Goal Review Interval |
| 16 | 250 | CE | O |  |  | 00832 | Goal Evaluation |
| 17 | 300 | ST | O | Y |  | 00833 | Goal Evaluation Comment |
| 18 | 250 | CE | O |  |  | 00834 | Goal Life Cycle Status |
| 19 | 26 | TS | O |  |  | 00835 | Goal Life Cycle Status Date/Time |
| 20 | 250 | CE | O | Y |  | 00836 | Goal Target Type |
| 21 | 250 | XPN | O | Y |  | 00837 | Goal Target Name |

### PRB - problem detail segment

Το problem detail segment περιέχει τα αναγκαία δεδομένα για την προσθήκη, ανανέωση, διόρθωση και διαγραφή των problems για ένα μεμονωμένο άτομο.

HL7 Attribute Table - PRB – Problem Details

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R |  | 0287 | 00816 | Action Code |
| 2 | 26 | TS | R |  |  | 00817 | Action Date/Time |
| 3 | 250 | CE | R |  |  | 00838 | Problem ID |
| 4 | 60 | EI | R |  |  | 00839 | Problem Instance ID |
| 5 | 60 | EI | O |  |  | 00820 | Episode of Care ID |
| 6 | 60 | NM | O |  |  | 00841 | Problem List Priority |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 00842 | Problem Established Date/Time |
| 8 | 26 | TS | O |  |  | 00843 | Anticipated Problem Resolution Date/Time |
| 9 | 26 | TS | O |  |  | 00844 | Actual Problem Resolution Date/Time |
| 10 | 250 | CE | O |  |  | 00845 | Problem Classification |
| 11 | 250 | CE | O | Y |  | 00846 | Problem Management Discipline |
| 12 | 250 | CE | O |  |  | 00847 | Problem Persistence |
| 13 | 250 | CE | O |  |  | 00848 | Problem Confirmation Status |
| 14 | 250 | CE | O |  |  | 00849 | Problem Life Cycle Status |
| 15 | 26 | TS | O |  |  | 00850 | Problem Life Cycle Status Date/Time |
| 16 | 26 | TS | O |  |  | 00851 | Problem Date of Onset |
| 17 | 80 | ST | O |  |  | 00852 | Problem Onset Text |
| 18 | 250 | CE | O |  |  | 00853 | Problem Ranking |
| 19 | 250 | CE | O |  |  | 00854 | Certainty of Problem |
| 20 | 5 | NM | O |  |  | 00855 | Probability of Problem (0-1) |
| 21 | 250 | CE | O |  |  | 00856 | Individual Awareness of Problem |
| 22 | 250 | CE | O |  |  | 00857 | Problem Prognosis |
| 23 | 250 | CE | O |  |  | 00858 | Individual Awareness of Prognosis |
| 24 | 200 | ST | O |  |  | 00859 | Family/Significant Other Awareness of Problem/Prognosis |
| 25 | 250 | CE | O |  |  | 00823 | Security/Sensitivity |

### ROL - role segment

Το role segment περιέχει τα αναγκαία δεδομένα για την προσθήκη, ανανέωση, διόρθωση και διαγραφή απ’ το/στο αρχείο του εμπλεκόμενου προσώπου.

HL7 Attribute Table - ROL - Role

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | EI | C |  |  | 01206 | Role Instance ID |
| 2 | 2 | ID | R |  | 0287 | 00816 | Action Code |
| 3 | 250 | CE | R |  | 0443 | 01197 | Role-ROL |
| 4 | 250 | XCN | R | Y |  | 01198 | Role Person |
| 5 | 26 | TS | O |  |  | 01199 | Role Begin Date/Time |
| 6 | 26 | TS | O |  |  | 01200 | Role End Date/Time |
| 7 | 250 | CE | O |  |  | 01201 | Role Duration |
| 8 | 250 | CE | O |  |  | 01205 | Role Action Reason |
| 9 | 250 | CE | O | Y | * | 01510 | Provider Type |
| 10 | 250 | CE | O |  | 0406 | 01461 | Organization Unit Type |
| 11 | 250 | XAD | O | Y |  | 00679 | Office/Home Address |
| 12 | 250 | XTN | O | Y |  | 00678 | Phone |

### PTH - pathway segment

Το pathway segment περιέχει τα αναγκαία δεδομένα για την προσθήκη, ανανέωση, διόρθωση και διαγραφή των pathways.

HL7 Attribute Table - PTH - Pathway

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ID | R |  | 0287 | 00816 | Action Code |
| 2 | 250 | CE | R |  |  | 01207 | Pathway ID |
| 3 | 60 | EI | R |  |  | 01208 | Pathway Instance ID |
| 4 | 26 | TS | R |  |  | 01209 | Pathway Established Date/Time |
| 5 | 250 | CE | O |  |  | 01210 | Pathway Life Cycle Status |
| 6 | 26 | TS | C |  |  | 01211 | Change Pathway Life Cycle Status Date/Time |

### VAR - variance segment

Το variance segment περιέχει τα αναγκαία δεδομένα για την περιγραφή των διαφορών που μπορεί να έχουν προκύψει απ’ τη στιγμή της γραπτής αναφοράς ένος περιστατικού υγείας.

HL7 Attribute Table - VAR - Variance

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | EI | R |  |  | 01212 | Variance Instance ID |
| 2 | 26 | TS | R |  |  | 01213 | Documented Date/Time |
| 3 | 26 | TS | O |  |  | 01214 | Stated Variance Date/Time |
| 4 | 250 | XCN | O | Y |  | 01215 | Variance Originator |
| 5 | 250 | CE | O |  |  | 01216 | Variance Classification |
| 6 | 512 | ST | O | Y |  | 01217 | Variance Description |

## Chapter 13: Clinical Laboratory Automation

### Υπόβαθρο & Εισαγωγή

Η αυτοματοποιήση του κλινικού εργαστηρίου περιλαμβάνει τη συνεργασία αυτόματων ή ρομποτικών συστημάτων μεταφοράς, οργάνων ανάλυσης, και εξοπλισμό προ-αναλυτικής ή μετα-αναλυτικής επεξεργασίας.

Το είδος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ αυτών των συστημάτων περιλαμβάνουν έλεγχο επεξεργασίας και δεδομένα κατάστασης για κάθε συσκευή ή αναλυτή, για κάθε δείγμα, container και carrier. Οι πληροφορίες και τα λεπτομερή δεδομένα που σχετίζονται με ασθενείς (παραγγελίες, απότελέσματα κλπ) και με τα δείγματα, τρ’εχουν αλγόριθμους και παίρνονται αυτόματα αποφάσεις. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για ένα Laboratory Automation System (LAS), ώστε να μπορεί να ελέγχει τις διάφορες διαδικασίες και να διασφαλίζει ότι σε κάθε δείγμα ή aliquot γίνονται οι σωστές εξετάσεις και με τη σωστή σειρά.

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τα trigger events, τα μηνύματα και τα segments που απαιτούνται για τις συνόδους κατά την υλοποίηση  αυτόματων κλινικών επικοινωνιών εργαστηρίου. Σχεδιάστηκε από το HL7 Laboratory Automation Special Interest Group σε συνεργασία με το NCCLS (Subcommittee on Communications with Automated Systems).

Λεξιλόγιο

#### Accession Identifier (also accession number):

Ένας αριθμητικός (ή αλφαριθμητικός) identifier εγγραμένος από το LIS για μια παραγγελία εξετάσεων. Αναλογα με το συγκεκριμένο LIS, οι παραγγελίες εξετάσεων ενός ασθενή για ένα μοναδικό encounter, μπορεί να χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους accession identifiers και καθένας απ’ αυτούς μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εξετάσεις και ένα ή περισσότερα δείγματα και/ή containers δειγμάτων. Παρολαυτά, οι accession identifiers είναι μοναδικοί για καθε encounter ασθενή. Ο Accession identifier μπορεί να μην ταυτίζεται με τον Placer ή Filler Order Number, λόγω απαίτησης μοναδικότητας.

#### Additive - Πρόσθετο:

Όπως χρησιμοποιείται εδώ, αναφέρεται σε μια ουσία, γενικότερα μια χημική ουσία, που προστίθεται στο δοκιμαστικό σωλήνα ενός δείγματος για να μην αποδυναμωθεί/ούν ένα ή περισσότερα συστατικά του.

#### Aliquot:

Α) Στην Quantitative Analysis, ένα δείγμα που αποτελεί τμήμα μιας μετρημένης ποσότητας, του όλου.

Β) Στα NCCLS LAB AUTOMATION Standard documents, μια ποσότητα ενός δείγματος που έχει τοποθετηθεί σε ένα ξεχωριστό δοχείο (container) για να γίνει μια ταυτόχρονη εξέταση ή για τη διατήρησή του για μελλοντική εξέταση.

#### Analyzer – Αναλυτής:

Μια συσκευή επεξεργασίας, που διεξάγει μετρήσεις σε δείγματα ασθενών.

#### Automated – Αυτοματοποιημένες:

Ένας χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται όταν όλες οι επεξεργασίες ανάλυσης, είναι μηχανοποιημένες.

#### Automated instrument – Αυτοματοποιημένο όργανο:

Ένα εργαστηριάκο όργανο που μπορεί να συνδεδεμένο ή όχι με ένα σύστημα πληροφοριών εργαστηρίου (LIS), με ένα σύστημα πληροφοριών νοσοκομείου (HIS), και/ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εργαστηρίου (LAS), το οποίο διεξάγει μετρήσεις στο δείγμα ενός ασθενή.

#### Automation system – Σύστημα Αυτοματισμού:

Ένα τέτοιο σύστημα αναφέρεται σε μια ποικιλία πιθανών συστημάτων που μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: αυτοματοποιημένα όργανα, συστήματα πληροφοριών εργαστηρίου (LIS), αυτοματοποιημένα συστήματα εργαστηρίου (LAS), συστήματα πληροφοριών νοσοκομείου (HIS) και συσκευές front-end (????) επεξεργασίας.

#### Bar code:

Μια σειρά από ράβδους και κενά, που συμβολίζει έναν αριθμητικό ή αλφαριθμητικό identifier.

#### Bar length:

Το μήκος των ράβδων στο bar code.

#### Barrier Delta:

Αναγνωρίζει την απόσταση από το Σημείο Αναφοράς ως τον διαχωριστή υλικού (barrier) μέσα σε ένα δοχείο (container).

#### Character:

1) Το μικρότερο τμήμα ένος γραπτού συστήματος ή σχεδίου.

2) Ένα τμήμα κωδικού.

#### Clinical laboratory automation:

Η συνεργασία του προσωπικού του εργαστηρίου με την προ-αναλυτική, αναλυτική και μετά-αναλυτική επεξεργασία, άλλα και με τα συστήματα πληροφοριών.

#### Clinical laboratory automation systems:

Μια οργανωμένη ομάδα τμημάτων που μεταφέρει, αναλύει και επεξεργάζεται πληροφορίες των κλινικών διαγνωστικών εξετάσεων ενός ασθενή, μηχανικά και ηλεκτρονικά.

#### Container Identifier

Ένας αριθμητικός (ή αλφαριθμητικός) identifier που παρέχεται από το LIS ή LAS για να αναγνωρίζει μοναδικά κάθε container δείγματος ή aliquot container.

#### Cycle time components:

Είναι τα αναγνωρισμένα χρονικά segments κατά την διαδοχική επεξεργασία των δειγμάτων.

#### Delimiter – Διαχωριστής:

Ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των τεμαχίων μιας λίστας.

#### Directions of the specimen, Transportation system, Instrument or Specimen processing and handling device interfaces:

Το τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων.

#### Direct track sampling:

The process in which aspiration of a sample occurs directly from the specimen container while it is on the transportation system, whereby the instrument probe extends to reach the specimen container on the transportation system;

#### Docking site:

1) Η περιοχή ανάμεσα σε δύο components του φυσικού interface σε ένα σύστημα.

2) Στα NCCLS LAB AUTOMATION Standard documents,το interface ανάμεσα στο σύστημα μεταφοράς και το όργανο και/ή τις συσκευές επεξεργασίας και χειρισμού του δείγματος.

#### Flection:

Το σημείο όπου τα επιπεδα τοιχώματα του δοχείο συναντόνται για να σχηματίσουν τη βάση.

#### Interaction:

Μια συγκεκριμένη ανταλλαγή μηνυματων αναμεσα σε δύο οντότητες του εξοπλισμού, η οποία συγχρονίζει την διεξαγωγή δύο ή περισσότερων εντολών.

#### Label:

1) Η προβολή γραπτών, τυπωμένων ή γραφικών στοιχείων πάνω σε ένα container.

2) Στα NCCLS LAB AUTOMATION Standard documents, το χαρτί πάνω στο οποίο έχει τυπωθεί bar code και άλλες αναγνώσιμες πληροφορίες. and other human readable information is printed.

#### Laboratory automation system (LAS):

Ένα σύστημα πληροφοριών και τεχνολογίας hardware που επιτρέπει την διεξαγωγή της κλινικής εργαστηριάκης επεξεργασίας χωρίς την ενεργή συμμετοχή του operator.

#### Laboratory equipment control interface specification (LECIS):

Ένα πρωτόκολλο υψηλού επιπέδου που όριζει το περιεχόμενο των μηνυμάτων για όργανα ανάλυσης και συσκευές τηλεχειρισμού.

#### Laboratory information system (LIS):

Το σύστημα πληροφοριών που είναι υπεύθυνο για την διαχείρηση των δεδομένων της αναγνώρισης δειγμάτων, των εξετάσεων που έχουν ζητηθεί, των αναφορών αποτελεσμάτων και άλλων παραμέτρων της ανάλυσης δείγματος.

#### LECIS:

Ακρωνύμιο του Laboratory Equipment Control Interface Specification, (ASTM E 1989-9810).

#### Location:

Μια φυσική τοποθεσία μέσα στο εργαστήριο, με ένα μοναδικό identifier.

#### Pitch:

Το μέσο της απόστασης ανάμεσα σε δύο δόχεια δειγμάτων σε ένα carrier ή σε δύο διαδοχικά carriers.

#### Process instruments:

Στα NCCLS LAB AUTOMATION Standard documents,είναι τα τμήματα ενός αυτοματοποιημένου εργαστηρίου, όπως αυτόματες συσκευές που κάνουν προ-αναλυτικές και μετα-αναλυτικές εργασίες και διεξάγουν μη-αναλυτικές εργασίες σε δείγματα, containers και carriers.

#### Quiet zone:

Στα NCCLS LAB AUTOMATION documents, το κενό στο bar code ακριβώς πριν την πρώτη ράβδο και αμέσως μετά την τελευταία.

#### Robotic arm:

Μια συσκευή ικανή να κινεί ένα specimen container, ένα specimen carrier, ή άλλο αντικείμενο κατά τις X, Y, και Z διαστάσεις.

#### Sample//(Specimen) – Δείγμα:

1) Ένα μικρό κομμάτι από οτιδήποτε, που απομονώνεται με σκοπό να δείξει την ποιότητα ή τη φύση του όλου.

2) Στα NCCLS LAB AUTOMATION Standard documents, μια ποσότητα ή ένα a aliquot που έχουμε πάρει από το container για την εξέταση.

#### Separator:

Ένα υλικό όπως ένα τζελ, το οποίο περιέχεται στους δοκιμαστικούς σωλήνες αίματος για τον διαχωρισμό τον κυττάρων του αίματος από το πλάσμα (serum) με τη δημιουργία ένος φυσικού «τοίχου» μεταξύ τους.

#### Serum/Plasma Separator:

Βλεπε Separator.

#### Service envelope:

Στα NCCLS LAB AUTOMATION Standard documents, the space around the transportation system and instruments that may be accessed periodically for maintenance or repair of equipment;

#### Specimen:

Μια συγκεκριμένη ποσότητα κάποιου σωματικού υγρού που έχει κρατηθεί για εξέταση, μελέτη, ή αναλυση, έτσι ώστε να χαρακτηριστεί το όλο.

#### Specimen carrier//Sample carrier//Carrier:

Η συσκευή που περιέχει το δοχείο με το δείγμα.

#### Specimen collection container//Specimen container//Sample container//Container:

Ο δοκιμαστικός σωλήνας που περιέχει το δείγμα του ασθενή.

#### Specimen-positioning system//Sample-positioning system (SPS):

Μια συσκευή για την τοποθέτηση του container εντός των ανεκτών ορίων ενός POR.

#### Specimen probe//Sample probe:

Τμήμα ενός οργάνου ή μιας συσκευής επεξεργασίας δείγματος που παίρνει υγρό από το δείγμα και το μεταφέρει στο όργανο για ανάλυση.

#### Stay clear zone:

Στα NCCLS LAB AUTOMATION Standard documents, η περιοχή ανάμεσα στο όργανο ή στη συσκευή επεξεργασίας δείγματος και στο αυτόματο  hardware που πρέπει να παραμείνει καθαρή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση του χρήστη και στα δύο συστήματα.

#### Symbol:

Στα NCCLS LAB AUTOMATION Standard documents, ένας συνδυασμός bar-code χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων χαρακτήρων έναρξης/διακοπής, quiet zones, στοιχείων δεδομένων και χαρακτήρων ελέγχου οι οποίοι συναποτελούν μια ολοκληρωμένη (scanning) οντότητα.

Figure 13-5:  Relationship Among Specimen Container, Specimen Carrier, Tray, and Locations.

### Trigger Events & Ορισμοί Μηνυμάτων

### ESU/ACK - automated equipment status update (event U01)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για την αποστολή πληροφορίων σχετικών με της κατάσταση μιας συσκευής ή του εξοπλισμού, από μια εφαρμογή σε μια άλλη.

| ESU^U01^ESU_U01 | Equipment Status Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| [ { ISD } ] | Interaction Status Detail | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U01^ACK | General Acknowledgement | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### ESR/ACK - automated equipment status request (event U02)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για την αίτηση πληροφοριών για την κατάσταση ενός τμήματος συσκευής ή εξοπλισμού, από μια εφαρμογή σε μια άλλη. Ο εξοπλισμός που αναγνωρίζεται στο EQU segment πρέπει να απαντά συμπεριλαμβάνοντας την κατάστασή του με χρήση του “Automated Equipment Status Update”.

| ESR^U02^ESR_U02 | Equipment Status Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U02^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### SSU/ACK - specimen status update (event U03)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να σταλούν πληροφορίες από μία εφαρμογή σε μια άλλη, σχετικά με την θέση και την κατάσταση των δειγμάτων (π.χ., από αυτόματο εξοπλισμό σε Laboratory Automation System).

Τα OBX segments που συνδέονται στο SAC, πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πληροφοριών που δεν περιέχονται σ’ αυτό.

| SSU^U03^SSU_U03 | Specimen Status Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { SAC | Specimen and Container Detail | 13 |
| [ OBX ] | Observation Result | 7 |
| } |  |  |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U03^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### SSR/ACK - specimen status request (event U04)

Αυτό το μήνυμα στέλνεται από μια εφαρμογή σε μια άλλη,  για να ζητήσει πληροφορίες για τη θέση και την κατάσταση των δειγμάτων (π.χ., από ένα  Laboratory Automation System σε αυτόματο εξοπλισμό). Η αίτηση μπορεί απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο specific container, ένα συγκεκριμένο carrier, ένα συγκεκριμένο δίσκο (tray) ή μια συγκεκριμένη θέση, ανάλογα με τα δεδομένα του SAC segment. Ο εξοπλισμός που προσδιορίζεται στο EQU segment πρέπει να απαντήσει με το “Specimen Status Update”.

| SSR^U04^SSR_U04 | Specimen Status Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { SAC } | Specimen and Container Detail | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U04^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### INU/ACK – automated equipment inventory update (event U05)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να στείλουμε πληροφορίες για inventory items (????), από μια εφαρμογή σε μια άλλη.

| INU^U05^INU_U05 | Inventory Update Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { INV } | Inventory Detail | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U05^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### INR/ACK – automated equipment inventory request (event U06)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να ζητηθούν πληροφορίες για inventory items από μια εφαρμογή σε μια άλλη (π.χ., από ένα  Laboratory Automation System σε αυτόματο εξοπλισμό). Ο εξοπλισμός που προσδιορίζεται στο EQU segment πρέπει να απαντήσει με τις πληροφορίες για τα inventory items που ζητούνται στο INV segment.

| INR^U06^INR_U06 | Inventory Request Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { INV } | Inventory Detail | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U06^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### EAC/ACK – automated equipment command (event U07)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να σταλούν εντολές εξοπλισμού, από μία εφαρμογή σε μια άλλη (π.χ., από ένα  Laboratory Automation System σε αυτόματο εξοπλισμό).

| EAC^U07^EAC_U07 | Equipment Command Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { ECD } | Equipment Command Detail | 13 |
| [ SAC ] | Specimen and Container Detail | 13 |
| [ CNS ] | Clear Notification | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U07^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### EAR/ACK – automated equipment response (event U08)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να σταλούν οι απαντήσεις στις εντολές εξοπλισμού που έχουν προηγηθεί, από μία εφαρμογή σε μια άλλη (π.χ., από ένα  Laboratory Automation System σε αυτόματο εξοπλισμό).

| EAR^U08^EAR_U08 | Equipment Command Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { ECD | Equipment Command Detail | 13 |
| [ SAC ] | Specimen and Container Detail | 13 |
| ECR } | Equipment Command Response | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U08^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### EAN/ACK - automated equipment notification (event U09)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να σταλούν παρατηρήσεις σχετικά με τον  εξοπλισμό, από μία εφαρμογή σε μια άλλη (π.χ.,  από αυτόματο εξοπλισμό σε ένα Laboratory Automation System).

| EAN^U09^EAN_U09 | Equipment Status Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { NDS | Notification Detail | 13 |
| [ NTE ] | Notification Note | 2 |
| } |  |  |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U09^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### TCU/ACK - automated equipment test code settings update (event U10)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να σταλούν πληροφορίες σχετικές με κωδικόυς εξετάσεων και παραμέτρων, από μία εφαρμογή σε μια άλλη (π.χ., από ένα  Laboratory Automation System σε αυτόματο εξοπλισμό). Αυτό το μήνυμα μεταφέρει το τρέχον snapshot των παραμέτρων.  of the test parameters of the sending system. The sent parameter sets are supposed to replace the parameter sets existing at the receiver of this message before the trigger (there is no selective “Add” or “Delete”).

| TCU^U10^TCU_U10 | Test Code Settings Update | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { TCC } | Test Code Configuration | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U10^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### TCR/ACK - automated equipment test code settings request (event U11)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να σταλούν πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς των εξετάσεων, από μια εφαρμογή σε μια άλλη (π.χ., από ένα  Laboratory Automation System σε αυτόματο εξοπλισμό).

| TCR^U11^TCU_U10 | Test Code Settings Request | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { TCC } | Test Code Configuration | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U11^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### LSU/ACK - automated equipment log/service update (event U12)

Αυτό το μήνυμα χρησιμοποιείται για να σταλούν κααγεγραμένα και/ή service events, από μια αφερμογή σε μια άλλη (π.χ., από αυτόματο εξοπλισμό σε Laboratory Automation System).

| LSU^U12^LSU_U12 | Equipment Log/Service Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { EQP } | Equipment Log/Service | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U12^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### LSR/ACK - automated equipment log/service request (event U13)

This message is used to request log and/or service events from one application to another (e.g., Laboratory Automation System to automated equipment).

| LSR^U13^LSU_U12 | Equipment Log/Service Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EQU | Equipment Detail | 13 |
| { EQP } | Equipment Log/Service | 13 |
| [ ROL ] | Role Detail | 12 |

| ACK^U13^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### Segments

### EQU - equipment detail segment

To EQU segment περιέχει τα αναγκαία δεδομένα για την αναγνώριση και την διατήρηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από το Laboratory Automation System.

HL7 Attribute Table – EQU – Equipment Detail

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | EI | R |  |  | 01479 | Equipment Instance Identifier |
| 2 | 26 | TS | R |  |  | 01322 | Event Date/Time |
| 3 | 250 | CE | C |  | 0365 | 01323 | Equipment State |
| 4 | 250 | CE | O |  | 0366 | 01324 | Local/Remote Control State |
| 5 | 250 | CE | O |  | 0367 | 01325 | Alert Level |

### ISD – interaction status detail segment

Το ISD segment περιέχει πληροφορίες για την κατάστασή μιας συγκεκριμένης εσωτερικής διαδικασίας (π.χ., κατάσταση επεξεργασίας) σε συγκεκριμένο εξοπλισμό.

HL7 Attribute Table – ISD – Interaction Status Detail

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | NM | R |  |  | 01326 | Reference Interaction Number (unique identifier) |
| 2 | 250 | CE | O |  | 0368 | 01327 | Interaction Type Identifier |
| 3 | 250 | CE | R |  | 0387 | 01328 | Interaction Active State |

### SAC– specimen and container detail segment

Το container detail segment περιέχει τα δεδομένα για τη διατήρηση των containers που χρησιμοποιούνται στο Laboratory Automation System.

HL7 Attribute Table – SAC – Specimen and container detail

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | EI | O |  |  | 01329 | External Accession Identifier |
| 2 | 80 | EI | O |  |  | 01330 | Accession Identifier |
| 3 | 80 | EI | C |  |  | 01331 | Container Identifier |
| 4 | 80 | EI | C |  |  | 01332 | Primary (parent) Container Identifier |
| 5 | 80 | EI | O |  |  | 01333 | Equipment Container Identifier |
| 6 | 300 | CM | O |  | 0070/ 0369 | 00249 | Specimen Source |
| 7 | 26 | TS | O |  |  | 01334 | Registration Date/Time |
| 8 | 250 | CE | O |  | 0370 | 01335 | Container Status |
| 9 | 250 | CE | O |  | 0378 | 01336 | Carrier Type |
| 10 | 80 | EI | O |  |  | 01337 | Carrier Identifier |
| 11 | 80 | NA | O |  |  | 01338 | Position in Carrier |
| 12 | 250 | CE | O |  | 0379 | 01339 | Tray Type - SAC |
| 13 | 80 | EI | O |  |  | 01340 | Tray Identifier |
| 14 | 80 | NA | O |  |  | 01341 | Position in Tray |
| 15 | 250 | CE | O | Y |  | 01342 | Location |
| 16 | 20 | NM | O |  |  | 01343 | Container Height |
| 17 | 20 | NM | O |  |  | 01344 | Container Diameter |
| 18 | 20 | NM | O |  |  | 01345 | Barrier Delta |
| 19 | 20 | NM | O |  |  | 01346 | Bottom Delta |
| 20 | 250 | CE | O |  |  | 01347 | Container Height/Diameter/Delta Units |
| 21 | 20 | NM | O |  |  | 00644 | Container Volume |
| 22 | 20 | NM | O |  |  | 01349 | Available Volume |
| 23 | 20 | NM | O |  |  | 01350 | Initial Specimen Volume |
| 24 | 250 | CE | O |  |  | 01351 | Volume Units |
| 25 | 250 | CE | O |  | 0380 | 01352 | Separator Type |
| 26 | 250 | CE | O |  | 0381 | 01353 | Cap Type |
| 27 | 250 | CE | O | Y | 0371 | 00647 | Additive |
| 28 | 250 | CE | O |  |  | 01355 | Specimen Component |
| 29 | 20 | SN | O |  |  | 01356 | Dilution Factor |
| 30 | 250 | CE | O |  | 0373 | 01357 | Treatment |
| 31 | 20 | SN | O |  |  | 01358 | Temperature |
| 32 | 20 | NM | O |  |  | 01359 | Hemolysis Index |
| 33 | 250 | CE | O |  |  | 01360 | Hemolysis Index Units |
| 34 | 20 | NM | O |  |  | 01361 | Lipemia Index |
| 35 | 250 | CE | O |  |  | 01362 | Lipemia Index Units |
| 36 | 20 | NM | O |  |  | 01363 | Icterus Index |
| 37 | 250 | CE | O |  |  | 01364 | Icterus Index Units |
| 38 | 20 | NM | O |  |  | 01365 | Fibrin Index |
| 39 | 250 | CE | O |  |  | 01366 | Fibrin Index Units |
| 40 | 250 | CE | O | Y | 0374 | 01367 | System Induced Contaminants |
| 41 | 250 | CE | O | Y | 0382 | 01368 | Drug Interference |
| 42 | 250 | CE | O |  | 0375 | 01369 | Artificial Blood |
| 43 | 250 | CE | O | Y | 0376 | 01370 | Special Handling Considerations |
| 44 | 250 | CE | O | Y | 0377 | 01371 | Other Environmental Factors |

### INV – inventory detail segment

Το inventory detail segment  is the data necessary to track the inventory of substances (e.g. reagent, tips, waste) on equipment.

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  | 0451 | 01372 | Substance Identifier |
| 2 | 250 | CE | R | Y | 0383 | 01373 | Substance Status |
| 3 | 250 | CE | O |  | 0384 | 01374 | Substance Type |
| 4 | 250 | CE | O |  |  | 01532 | Inventory Container Identifier |
| 5 | 250 | CE | O |  |  | 01376 | Container Carrier Identifier |
| 6 | 250 | CE | O |  |  | 01377 | Position on Carrier |
| 7 | 20 | NM | O |  |  | 01378 | Initial Quantity |
| 8 | 20 | NM | O |  |  | 01379 | Current Quantity |
| 9 | 20 | NM | O |  |  | 01380 | Available Quantity |
| 10 | 20 | NM | O |  |  | 01381 | Consumption Quantity |
| 11 | 250 | CE | O |  |  | 01382 | Quantity Units |
| 12 | 26 | TS | O |  |  | 01383 | Expiration Date/Time |
| 13 | 26 | TS | O |  |  | 01384 | First Used Date/Time |
| 14 | 200 | TQ | O |  |  | 01385 | On Board Stability Duration |
| 15 | 250 | CE | O | Y |  | 01386 | Test/Fluid Identifier(s) |
| 16 | 200 | ST | O |  |  | 01387 | Manufacturer Lot Number |
| 17 | 250 | CE | O |  | 0385 | 00286 | Manufacturer Identifier |
| 18 | 250 | CE | O |  | 0386 | 01389 | Supplier Identifier |

### ECD - equipment command segment

Το equipment command segment περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υπόδειξη των components που θα παραληφθούν.

HL7 Attribute Table – ECD – Equipment Command

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | NM | R |  |  | 01390 | Reference Command Number |
| 2 | 250 | CE | R |  | 0368 | 01391 | Remote Control Command |
| 3 | 80 | ID | O |  | 0136 | 01392 | Response Required |
| 4 | 200 | TQ | O |  |  | 01393 | Requested Completion Time |
| 5 | 65536 | ST | O | Y |  | 01394 | Parameters |

### ECR - equipment command response segment

Το equipment command response segment περιέχει την απάντηση του component που παραλαμβάνεται, σε προηγούμενη εντολή που έχει παραληφθεί.

HL7 Attribute Table – ECR – Equipment Command Response

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  | 0387 | 01395 | Command Response |
| 2 | 26 | TS | R |  |  | 01396 | Date/Time Completed |
| 3 | 65536 | ST | O | Y |  | 01397 | Command Response Parameters |

### NDS - notification detail segment

Το equipment notification detail segment είναι τα αναγκαία δεδομένα για τη επαρκή καταγραφή των events σε ένα συγκεκριμένο τμήμα εξοπλισμού (π.χ., alarms).

HL7 Attribute Table – NDS – Notification Detail

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | NM | R |  |  | 01398 | Notification Reference Number |
| 2 | 26 | TS | R |  |  | 01399 | Notification Date/Time |
| 3 | 250 | CE | R |  | 0367 | 01400 | Notification Alert Severity |
| 4 | 250 | CE | R |  |  | 01401 | Notification Code |

### CNS – clear notification segment

Το clear equipment notification segment περιέχει τα αναγκαία δεδομένα για να μπορεί ο εξοπλισμός του παραλήπτη να ξεκαθαρίζει οποιεσδήποτε σχετικές παρατηρήσεις.

HL7 Attribute Table – CNS – Clear Notification

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | NM | O |  |  | 01402 | Starting Notification Reference Number |
| 2 | 20 | NM | O |  |  | 01403 | Ending Notification Reference Number |
| 3 | 26 | TS | O |  |  | 01404 | Starting Notification Date/Time |
| 4 | 26 | TS | O |  |  | 01405 | Ending Notification Date/Time |
| 5 | 250 | CE | O |  |  | 01406 | Starting Notification Code |
| 6 | 250 | CE | O |  |  | 01407 | Ending Notification Code |

### TCC - test code configuration segment

Το test (π.χ., αναλυτή) code configuration segment είναι τα απαραίτητα δεδομένα για τη διατήρηση και την μετάδοση πληροφοριών που αφορούν τους κωδικούς εξετάσεων που χρησιμοποιούνται στο “automated system”.

HL7 Attribute Table – TCC – Test Code Configuration

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  |  | 00238 | Universal Service Identifier |
| 2 | 80 | EI | R |  |  | 01408 | Test Application Identifier |
| 3 | 300 | CM | O |  | 0070/ 0163/ 0369 | 00249 | Specimen Source |
| 4 | 20 | SN | O |  |  | 01410 | Auto-Dilution Factor Default |
| 5 | 20 | SN | O |  |  | 01411 | Rerun Dilution Factor Default |
| 6 | 20 | SN | O |  |  | 01412 | Pre-Dilution Factor Default |
| 7 | 20 | SN | O |  |  | 01413 | Endogenous Content of Pre-Dilution Diluent |
| 8 | 10 | NM | O |  |  | 01414 | Inventory Limits Warning Level |
| 9 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01415 | Automatic Rerun Allowed |
| 10 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01416 | Automatic Repeat Allowed |
| 11 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01417 | Automatic Reflex Allowed |
| 12 | 20 | SN | O |  |  | 01418 | Equipment Dynamic Range |
| 13 | 250 | CE | O |  |  | 00574 | Units |
| 14 | 250 | CE | O |  | 0388 | 01419 | Processing Type |

### TCD - test code detail segment

Το test code detail segment περιέχει τα απαραίτητα δεδομένα για τη διεξαγωγή ενεργειών ή υπολογισμών, ή αποφάσεων από το laboratory automation system, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από τα HL7 segmentsτων παραγγελιών (ORC, OBR).

HL7 Attribute Table – TCD – Test Code Detail

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  |  | 00238 | Universal Service Identifier |
| 2 | 20 | SN | O |  |  | 01420 | Auto-Dilution Factor |
| 3 | 20 | SN | O |  |  | 01421 | Rerun Dilution Factor |
| 4 | 20 | SN | O |  |  | 01422 | Pre-Dilution Factor |
| 5 | 20 | SN | O |  |  | 01413 | Endogenous Content of Pre-Dilution Diluent |
| 6 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01416 | Automatic Repeat Allowed |
| 7 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01424 | Reflex Allowed |
| 8 | 250 | CE | O |  | 0389 | 01425 | Analyte Repeat Status |

### SID – substance identifier segment

Το Substance Identifier segment περιέχει τα απαραίτητα δεδομένα για την αναγνώριση μιας ουσίας που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αποτελεσμάτων σε μια αναλυτική εξέταση. Ο συνδυασμός αυτών των πεδίων πρ΄’επει να αναγνωρίζει μοναδικά την ουσία π.χ., ανάλογα με τον κατασκευάστη απαιτούνται όλα ή καποια πεδία (αυτός είναι ο λόγος της τιμής ‘C’ (conditional) στο πεδίο του optionality). Αν η ανάλυση απαιτεί περισσότερες ουσίες, το segment  αυτό επαναλαμβάνεται για κάθε μία. Τα segment(s) πρέπει να είναι προσαρτημένα στο TCD segment.

Άλλος σκόπος αυτού του segment είναι να μεταφέρει τις πληροφορίες των control manufacturer, lot, κλπ, για έλεγχο των δειγμάτων. Σ’ αυτή την περίπτωση το SID segment πρέπει να είναι προσαρτημένο στο SAC segment που περιγράφει το container με το δείγμα ελέγχου.

HL7 Attribute Table – SID – Substance Identifier

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | C |  |  | 01426 | Application / Method Identifier |
| 2 | 20 | ST | C |  |  | 01129 | Substance Lot Number |
| 3 | 200 | ST | C |  |  | 01428 | Substance Container Identifier |
| 4 | 250 | CE | C |  | 0385 | 01429 | Substance Manufacturer Identifier |

### EQP - equipment log/service segment

Το equipment log/service segment είναι τα αναγκαία δεδομένα για τη διατήρηση μιας επαρκούς καταγραφής των events που συμβαίνουν σε ένα τμήμα του εξοπλισμού.

HL7 Attribute Table – EQP – Equipment/log Service

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM # | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | R |  | 0450 | 01430 | Event type |
| 2 | 20 | ST | O |  |  | 01431 | File Name |
| 3 | 26 | TS | R |  |  | 01202 | Start Date/Time |
| 4 | 26 | TS | O |  |  | 01432 | End Date/Time |
| 5 | 65536 | FT | R |  |  | 01433 | Transaction Data |

## Chapter 14: Application Management

### Εισαγωγή

Οι πληροφορίες αυτού του κεφαλαίου έχουν προέλθει από το Appendix C της προηγούμενης έκδοσης του standard. Αρχικά είχε τον τίτλο Network Management, άλλα μετονομάστηκε για να εκφράζει πιο καίρια το σκοπό των μηνυμάτων που περιέχει. Αυτό το κεφάλαιο δεν προσδιορίζει ένα πρωτόκολλο για την διαχείρηση των δικτύων, τύπου TCP/IP SNMP. Αντίθετα, παρέχει ένα μέσο για τη διαχείρηση των εφαρμογών του HL7 σε ένα δίκτυο.

### Trigger Events & Ορισμοί Μηνυμάτων

### NMQ - application management query message (event N01)

Το N01 event ειδοποιεί όταν το μήνυμα NMQ (Application Management Query) χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή για να ζητήσει πληροφορίες ή ενέργειες ελέγχου-επιπέδου μιας εφαρμογής, μια άλλη εφαρμογή. Έχει τρία   segments, το NCK segment (system clock), το NST segment (application control-level statistics) και το NSC segment (application control-level status change). Τουλάχιστον ένα απ’ αυτά πρέπει να είναι παρόν στο NMQ μήνυμα. Αν ένα segment είναι παρόν στο NMQ message, το αποκρινόμενο segment πρέπει να είναι παρόν στο NMR message για να επιστρέφει τα δεδομένα ή την κατάσταση που έχουν ζητηθεί.

Σκοπός του NCK segment είναι να επιτρέπει στις διάφορες εφαρμογές του δικτύου να συγχρονίζουν τα ρολόγια των συστημάτων τους (ημερομηνία και ώρα συστήματος).

Σκοπός του NST segment είναι να επιτρέπει στις στατιστικές πληροφορίες των εφαρμογών (application control-level statistical information) να περνούν στις διάφορες εφαρμογές του συστήματος.

Σκοπός του NSC segment είναι να ζητά το start-up, το shut-down και/ή τη μετακίνηση (σε ένα διαφορετικό CPU ή file-server/file-system) μιας συγκεκριμένης εφαρμογής.

| NMQ^N01^NMQ_N01 | Application Management Query | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| [QRD | Query Definition | 5 |
| [QRF]] | Query Filter | 5 |
| {[NCK] | System Clock | 14 |
| [NST] | Application control-level Statistics | 14 |
| [NSC]} | Application Status Change | 14 |

| NMR^N01^NMR_N01 | Application Management Response | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |
| [ERR] | Error | 2 |
| [QRD] | Query Definition | 5 |
| {[NCK] | System Clock | 14 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| [NST] | Application control-level Statistics | 14 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| [NSC] | Application Status Change | 14 |
| [{NTE}] } | Notes and Comments | 2 |

### NMD - application management data message  (event N02)

Το N02 event ειδοποιεί όταν ένα unsolicited update (UU) Application Management Data μήνυμα (NMD) δημιουργείται από μια εφαρμογή για να μεταδώσει πληροφορίες διαχείρισης εφαρμογής, σε άλλες εφαρμογές. Σ’ αυτή την περίπτωση, η αρχική εφαρμογή στέλνει ένα NMD μήνυμα ως unsolicited update (UU) που περιέχει πληροφορίες διαχείρισης εφαρμογής, σε μια άλλη εφαρμογη, η οποία απαντά με ένα μήνυμα ACK.

| NMD^N02^NMD_N02 | Application Management Data | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| { |  |  |
| [NCK | System Clock | 14 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| ] |  |  |
| [NST | Application control-level Statistics | 14 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| ] |  |  |
| [NSC | Application Status Change | 14 |
| [{NTE}] | Notes and Comments | 2 |
| ] |  |  |
| } |  |  |

| ACK^N02 | Generic Acknowledgement | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgement | 2 |

### Segments Μηνυμάτων

### NCK - system clock segment

Το NCK segment χρησιμοποιείται για να επιτρέπει στις διάφορες εφαρμογές του δικτύου να συγχρονίζουν τα ρολόγια των συστημάτων τους (ημερομηνία και ώρα συστήματος).

HL7 Attribute Table – NCK – System clock

| SEQ | LEN | DT | R/O | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | TS | R |  |  | 01172 | System Date/Time |

### NSC – Application status change segment

Το NSC segment χρησιμοποιείται για να ενημερώνει (NMR query response) ή να ανακοινώνει (NMD unsolicited update) το start-up, το shut-down και/ή την μετακίνηση (σε ένα διαφορετικό CPU ή file-server/file-system) μιας εφαρμογής.

HL7 Attribute Table – NSC – Application status change

| SEQ | LEN | DT | R/O | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | IS | R |  | 0409 | 01188 | Application Change Type |
| 2 | 30 | ST |  |  |  | 01189 | Current CPU |
| 3 | 30 | ST |  |  |  | 01190 | Current Fileserver |
| 4 | 30 | HD |  |  |  | 01191 | Current Application |
| 5 | 30 | HD |  |  |  | 01192 | Current Facility |
| 6 | 30 | ST |  |  |  | 01193 | New CPU |
| 7 | 30 | ST |  |  |  | 01194 | New Fileserver |
| 8 | 30 | HD |  |  |  | 01195 | New Application |
| 9 | 30 | HD |  |  |  | 01196 | New Facility |

### NST – Application control-level statistics segment

Το NST segment επιτρέπει να πενούν οι στατιστικές πληροφορίες (application control-level statistical information) στα διάφορα συστήματα ενός δικτύου. Κάποια πεδία σ’ αυτό το segment αναφέρονται σε πρωτόκολλα χαμηλότερου επιπέδου. Έτσι, περιέχουν πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από εφαρμογές διαχείρισης εφαρμογής, οι οποίες παρακολουθούν την κατάσταση των συνδέσεων σε ένα δίκτυο.

HL7 Attribute Table – NST – Application control level statistics

| SEQ | LEN | DT | R/O | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ID | R |  | 0136 | 01173 | Statistics Available |
| 2 | 30 | ST |  |  |  | 01174 | Source Identifier |
| 3 | 3 | ID |  |  | 0332 | 01175 | Source Type |
| 4 | 26 | TS |  |  |  | 01176 | Statistics Start |
| 5 | 26 | TS |  |  |  | 01177 | Statistics End |
| 6 | 10 | NM |  |  |  | 01178 | Receive Character Count |
| 7 | 10 | NM |  |  |  | 01179 | Send Character Count |
| 8 | 10 | NM |  |  |  | 01180 | Messages Received |
| 9 | 10 | NM |  |  |  | 01181 | Messages Sent |
| 10 | 10 | NM |  |  |  | 01182 | Checksum Errors Received |
| 11 | 10 | NM |  |  |  | 01183 | Length Errors Received |
| 12 | 10 | NM |  |  |  | 01184 | Other Errors Received |
| 13 | 10 | NM |  |  |  | 01185 | Connect Timeouts |
| 14 | 10 | NM |  |  |  | 01186 | Receive Timeouts |
| 15 | 10 | NM |  |  |  | 01187 | Application control-level Errors |

## Chapter 15: Personnel Management

### Σκοπός

Το σετ των διαδικασιών του Personnel Management παρέχει τη μετάδοση καινούριων ή ανανεωμένων πληροφοριών ιατρικής περίθαλψης, που αφορούν μεμονομένους healthcare practitioners και μέλη του προσωπικού. Τη στιγμή που πολλά συστήματα (π.χ., ασφάλεια, σχεδιασμός, παραγγελίες, κλπ) πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν στενά οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται σε συγκεκριμένες πληροφορίες για healthcare practitioners, το Personnel Management transaction set χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει αυτά τα events. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό για ένα Security System να γνωρίζει πότε ένα μέλος του προσωπικού έχει προσληφθεί ή ένας ρόλος που έιχε άναλαβει έχει πλέον τερματιστεί. Πριν τη Version 2.4, η ανανέωση των  master files ήταν ο μόνος τρόπος για την ανανέωση αυτών των πληροφοριών. Πρέπει να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο, ότι οι εφαρμογές του  Personnel Management που δεν επηρεάζουν την διαχείριση της ιατρικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτό το κεφάλαιο.

Γενικά, οι πληροφορίες εισάγονται σε ένα σύστημα Personnel Management και περνούν σε άλλα συστήματα που απαιτούν δεδομένα για ένα μεμονωμένο  healthcare practitioner είτε στη μορφή ενός unsolicited update είτε ως απόκριση σε ένα record-oriented query.

Σ’ αυτό το κεφάλαιο ορίζονται οι διαδικασίες που συμβαίνουν στο στρ΄ωμα εφαρμογης (το έβδομο επίπεδο των μοντέλων ISO-OSI), που είναι τα μηνύματα. Τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανόνες του HL7 (HL7 Encoding Rules), τα Trigger Events και τα Messages.

### Χρήση του κεφαλαίου 15 vs. κεφαλαίου 8

Το Κεφάλαιο 8 ασχολείται με τη διατήρηση του master file.

Το Κεφάλαιο 15 διαχειρίζεται τις διαδικαστικές (operational) σχέσεις που βασίζονται σε trigger events.

### Trigger Events & Περιγραφές Μηνυμάτων

### PMU/ACK – Add personnel record (event B01)

Ένα B01 event ειδοποιεί για την προσθήκη ενός νέου αρχείου για πληροφορίες διαχείρισης ιατρικής περίθελψης, σχετικά με έναν healthcare practitioner, εγκαθιδρύοντας μια σχέση ανάμεσα σ’ αυτόν τον practitioner και το ίδρυμα.

Το EVN segment χρησιμοποιείται για την ένδειξη  της προγραμματισμένης ημερομηνίας.

| PMU^B01^PMU_B01 | PMU Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| STF | Staff | 15 |
| { [ PRA ] } | Practitioner | 15 |
| { [ ORG ] } | Organization | 15 |
| { [ AFF ] } | Affiliation | 15 |
| { [ LAN ] } | Language | 15 |
| { [ EDU ] } | Education | 15 |

| ACK^B01^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### PMU/ACK – Update personnel record (event B02)

Ένα B02 event ειδοπιοιεί για την ανανέωση του αρχείου με πληροφορίες διαχείρισης ιατρικής περίθαλψης για ένα healthcare practitioner.

| PMU^B02^PMU_B01 | PMU Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| STF | Staff | 15 |
| { [PRA ] } | Practitioner | 15 |
| { [ ORG ] } | Organization | 15 |
| { [ AFF ] } | Affiliation | 15 |
| { [ LAN ] } | Language | 15 |
| { [ EDU ] } | Education | 15 |

| ACK^B02^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### PMU/ACK – Delete personnel record (event B03)

Ένα B03 event ειδοποιεί για τη διαγραφή του αρχείου, όπου οι πληροφορίες διαχείρισης ιατρικής περίθαλψης για ένα healthcare practitioner διορθώνουν  τις λανθασμένες εισόδους.

| PMU^B03^PMU_B03 | PMU Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| STF | Staff | 15 |

| ACK^B03^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### PMU/ACK – Activate practicing person (event B04)

Ένα B04 event ειδοποιεί ότι ένα μέλος του προσωπικού είναι διαθέσιμο για εργασία (π.χ., μπορούν να δημιουργηθούν προσχέδια) και έχει σχέση με το ίδρυμα. Αυτό το μήνυμα εφαρμόζεται στο STF-7.

| PMU^B04^PMU_B04 | PMU Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| STF | Staff | 15 |
| { [ PRA ] } | Practitioner | 15 |
| [ ORG ] | Organization | 15 |

| ACK^B04^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### PMU/ACK – Deactivate practicing person (event B05)

Ένα B05 event υποδεικνύει πως ένα μέλος του προσωπικού προσωρινά δεν είναι διαθέσιμο για εργασία, ενώ διατηρεί τη σχέση του με το ίδρυμα. Αυτό το μήνυμα εφαρμόζεται στο STF-7.

| PMU^B05^PMU_B04 | PMU Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| STF | Staff | 15 |
| { [ PRA ] } | Practitioner | 15 |
| [ ORG ] | Organization | 15 |

| ACK^B05^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### PMU/ACK – Terminate practicing person (event B06)

Ένα B06 event ειδοποιεί ότι η επίσημη-τυπική σχέση ενός μέλους του προσωπικού με το ίδρυμα, έχει λήξει.

| PMU^B06^PMU_B04 | PMU Message | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| EVN | Event Type | 3 |
| STF | Staff | 15 |
| { [ PRA ] } | Practitioner | 15 |
| [ ORG ] | Organization | 15 |

| ACK^B06^ACK | General Acknowledgment | Chapter |
| --- | --- | --- |
| MSH | Message Header | 2 |
| MSA | Message Acknowledgment | 2 |
| [ ERR ] | Error | 2 |

### QBP/RSP – Query information (event Q25/K25)

Το ακόλουθο trigger event δίνεται από το πάρακάτω Conformance Statement: Κάποια εφαρμογή έχει την ανάγκη δεδομένων προσωπικού για ένα άτομο και στέλνει ένα query σε ένα σύστημα, για να της δώσει αυτή την πληροφορία.

| Conformance Statement ID: | Q25 |
| --- | --- |
| Query Table Type: | Query |
| Query Name: | Personnel Information by Segment |
| Query Trigger: | QBP^Q25^QBP_Q21 |
| Query Mode: | Both |
| Response Trigger: | RSP^K25^RSP_K25 |
| Query Characteristics | Returns response sorted by STF-3-Staff Name |
| Purpose: | Retrieve all available personnel information based upon the values of one or more commonly used search parameters |
| Response Characteristics: | Returns response sorted by StaffName unless otherwise specified. |
| Based on Segment Pattern: | PMU_B01 |

| QBP^Q25^QBP_Q21 | Personnel Information Message | Group Control | Comment | Support Indicator | Chapter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | see |  |  |  | 3.3.56 |
| RSP^K25^RSP_K25 | Personnel Information Message | Group Control | Comment | Support Indicator | Chapter |
| MSH | Message Header |  |  |  | 2.16.9 |
| MSA | Message Acknowledgement |  |  |  | 2.16.8 |
| [ERR] | Error |  |  |  | 2.16.5 |
| QAK | Query Acknowledgement |  |  |  | 5.5.2 |
| QPD | Query Parameter Definition |  |  |  | 5.5.4 |
| RCP | Response Control Parameter |  |  |  | 5.5.6 |
| { |  |  | Query Result Cluster |  |  |
| STF | Staff |  |  |  | 15.4.6 |
| [ PRA ] | Practitioner |  |  |  | 15.4.5 |
| { [ ORG ] } | Organization |  |  |  | 15.4.4 |
| { [ AFF ] } | Affiliation |  |  |  | 15.4.1 |
| { [ LAN ] } | Language |  |  |  | 15.4.3 |
| { [ EDU ] } | Education |  |  |  | 15.4.2 |
| } |  |  | End Query Results |  |  |
| [ DSC ] | Continuation Pointer |  |  |  | 2.16.4 |

### Segments Μηνυμάτων

### AFF - Professional affiliation segment

Το AFF segment προσθέτει λεπτομερείς πληροφορίες για τις επαγγελματικές διασυνδέσεις, από τις οποίες αναγνωρίζεται ένα μέλος του προσωπικού, από το STF segment.

HL7 Attribute Table – AFF – Professional Affiliation

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | SI | R |  |  | 01427 | Set ID – AFF |
| 2 | 250 | XON | R |  |  | 01444 | Professional Organization |
| 3 | 250 | XAD | O |  |  | 01445 | Professional Organization Address |
| 4 | 52 | DR | O | Y |  | 01446 | Professional Organization Affiliation Date Range |
| 5 | 60 | ST | O |  |  | 01447 | Professional Affiliation Additional Information |

### EDU - Educational detail segment

Το EDU segment προσθέτει λεπτομερείς εκπαιδευτικές πληροφορίες για ένα μέλος του προσωπικού που αναγνωρίζεται από το STF segment. Προαιρετικά μετά το STF segment μπορεί να ακολουθεί ένα EDU segment. Ένα αποκρινόμενο STF segment πρέπει πάντα να προηγείται ενός EDU segment.

HL7 Attribute Table – EDU – Educational Detail

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | SI | R |  |  | 01448 | Set ID – EDU |
| 2 | 10 | IS |  |  | 0360 | 01449 | Academic Degree |
| 3 | 52 | DR | O |  |  | 01597 | Academic Degree Program Date Range |
| 4 | 52 | DR | O |  |  | 01450 | Academic Degree Program ParticipationDate Range |
| 5 | 8 | DT | O |  |  | 01451 | Academic Degree Granted Date |
| 6 | 250 | XON | O |  |  | 01452 | School |
| 7 | 250 | CE | O |  | 0402 | 01453 | School Type Code |
| 8 | 250 | XAD | O |  |  | 01454 | School Address |

### LAN - Language detail segment

Το LAN segment προσθέτει λεπτομερείς γλωσσικές πληροφορίες για ένα μέλος του προσωπικού που αναγνωρίζεται από το STF segment. Προαιρετικά μετά το STF segment μπορεί να ακολουθεί ένα LAN segment. Ένα αποκρινόμενο STF segment πρέπει πάντα να προηγείται ενός LAN segment.

HL7 Attribute Table – LAN – Language Detail

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | SI | R |  |  | 01455 | Set ID – LAN |
| 2 | 250 | CE | R |  | 0296 | 01456 | Language Code |
| 3 | 250 | CE | O | Y | 0403 | 01457 | Language Ability Code |
| 4 | 250 | CE | O |  | 0404 | 01458 | Language Proficiency Code |

### ORG - Practitioner organization unit segment

Το ORG segment σχετίζει έναν practitioner με έναν οργανισμό και προσθέτει λεπτομερείς πληροφορίες σχετίκες με την ειδικότητα του practitioner στον οργανισμό αυτό. Προαιρετικά μετά το STF segment μπορεί να ακολουθεί ένα ORG segment. Ένα αποκρινόμενο STF segment πρέπει πάντα να προηγείται ενός ORG segment. Αν δεν προσδιορίζεται κάποια μονάδα του οργανισμού, αυτό το segment χρησιμοποιείται για συσχετίσει τους practitioners με την ειδικότητά τους, συμπεριλαμβάνοντας τις ημερομηνίες διαξαγωγής και τέλους. Όταν δεν είναι απαραίτητο να κρατηθεί στο αρχείο η μονάδα του οργανισμού ή οι ημερομηνίες που σχετίζονται με την ειδικότητα, αυτά τα δεδομένα κρατούνται στο PRA-3-Practitioner Category.

HL7 Attribute Table – ORG – Practitioner Organization Unit

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | SI | R |  |  | 01459 | Set ID – ORG |
| 2 | 250 | CE | O |  | 0405 | 01460 | Organization Unit Code |
| 3 | 250 | CE | O |  | 0474 | 01461 | Organization Unit Type Code |
| 4 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01462 | Primary Org Unit Indicator |
| 5 | 60 | CX | O |  |  | 01463 | Practitioner Org Unit Identifier |
| 6 | 250 | CE | O |  | 0452 | 01464 | Health Care Provider Type Code |
| 7 | 250 | CE | O |  | 0453 | 01614 | Health Care Provider Classification Code |
| 8 | 250 | CE | O |  | 0454 | 01615 | Health Care Provider Area of Specialization Code |
| 9 | 52 | DR | O |  |  | 01465 | Effective Date Range |
| 10 | 2 | CE | O |  | 0066 | 01276 | Employment Status Code |
| 11 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01467 | Board Approval Indicator |
| 12 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01468 | Primary Care Physician Indicator |

### PRA - Practitioner detail segment

Το Technical Steward για το PRA segment είναι PAFM και Personnel Management (διαχείριση προσωπικού).

Το PRA segment προσθέτει λεπτομερείς ιατρικές πληροφορίες του practitioner στο προσωπικό, που αναγνωρίζεται από το STF segment. Προαιρετικά μετά το STF segment μπορεί να ακολουθεί ένα PRA segment. Ένα αποκρινόμενο STF segment πρέπει πάντα να προηγείται ενός PRA segment. Το PRA segment μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για προσωπικό που εργάζεται στην ιατρική περίθαλψη χωρίς να είναι practitioners, άλλα πρέπει να δηλώνονται, π.χ. “medical records staff” (ιατρικά αρχεία προσωπικού).

HL7 Attribute Table – PRA – Practitioner Detail

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | C |  | 9999 | 00685 | Primary Key Value - PRA |
| 2 | 250 | CE | O | Y | 0358 | 00686 | Practitioner Group |
| 3 | 3 | IS | O | Y | 0186 | 00687 | Practitioner Category |
| 4 | 1 | ID | O |  | 0187 | 00688 | Provider Billing |
| 5 | 100 | CM | O | Y | 0337 | 00689 | Specialty |
| 6 | 100 | CM | O | Y | 0338 | 00690 | Practitioner ID Numbers |
| 7 | 200 | CM | O | Y |  | 00691 | Privileges |
| 8 | 8 | DT | O |  |  | 01296 | Date Entered Practice |
| 9 | 250 | CE | O |  |  | 01613 | Institution |
| 10 | 8 | DT | O |  |  | 01348 | Date Left Practice |
| 11 | 250 | CE | O | Y | 0401 | 01388 | Government Reimbursement Billing Eligibility |
| 12 | 60 | SI | C |  |  | 01616 | Set ID - PRA |

### STF - Staff identification segment

Το Technical Steward για το STF segment είναι PAFM και Personnel Management.

Το STF segment μπορεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε προσωπικό αναφέρεται σε ένα σύστημα πληροφοριών. Με τον όρο προσωπικό εννοούμε providers, staff, system users και referring agents. Σε ένα δικτυακό περιβάλλον, αυτό το segment μπορεί να προσδιορίσει το προσωπικό σε άλλες ςφαρμογές. Όταν χρησιμοποιούνται τα STF και PRA segments στο Staff/Practitioner Master File μήνυμα, η τιμή του MFE-4-primary key value χρησιμοποιείται για να συσδέσει όλα τα segments που σχετίζονται με την ίδια είσοδο του master file. Έτσι, στο MFE segment, πρέπει να συμπληρώνεται η τιμή στο MFE-4-primary key value. Το STF segment μπορεί να ακολουθείται και από άλλα segments που παρέχουν πληροφορίες για ένα μέλος μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού. Το PRA segment (practitioner) είναι ένα απ’ αυτά.

HL7 Attribute Table – STF – Staff Identification

| SEQ | LEN | DT | OPT | RP/# | TBL# | ITEM# | ELEMENT NAME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | CE | C |  | 9999 | 00671 | Primary Key Value - STF |
| 2 | 60 | CX | O | Y |  | 00672 | Staff ID Code |
| 3 | 250 | XPN | O | Y |  | 00673 | Staff Name |
| 4 | 2 | IS | O | Y | 0182 | 00674 | Staff Type |
| 5 | 1 | IS | O |  | 0001 | 00111 | Administrative Sex |
| 6 | 26 | TS | O |  |  | 00110 | Date/Time Of Birth |
| 7 | 1 | ID | O |  | 0183 | 00675 | Active/Inactive Flag |
| 8 | 250 | CE | O | Y | 0184 | 00676 | Department |
| 9 | 250 | CE | O | Y | 0069 | 00677 | Hospital Service - STF |
| 10 | 250 | XTN | O | Y |  | 00678 | Phone |
| 11 | 250 | XAD | O | Y |  | 00679 | Office/Home Address |
| 12 | 26 | CM | O | Y |  | 00680 | Institution Activation Date |
| 13 | 26 | CM | O | Y |  | 00681 | Institution Inactivation Date |
| 14 | 250 | CE | O | Y | - - - - | 00682 | Backup Person ID |
| 15 | 40 | ST | O | Y |  | 00683 | E-Mail Address |
| 16 | 250 | CE | O |  | 0185 | 00684 | Preferred Method Of Contact |
| 17 | 250 | CE | O |  | 0002 | 00119 | Marital Status |
| 18 | 20 | ST | O |  |  | 00785 | Job Title |
| 19 | 20 | JCC | O |  | 0327/ 0328 | 00786 | Job Code/Class |
| 20 | 2 | CE | O |  | 0066 | 01276 | Employment Status Code |
| 21 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01275 | Additional Insured on Auto |
| 22 | 25 | DLN | O |  |  | 01302 | Driver’s License Number – Staff |
| 23 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01229 | Copy Auto Ins |
| 24 | 8 | DT | O |  |  | 01232 | Auto Ins. Expires |
| 25 | 8 | DT | O |  |  | 01298 | Date Last DMV Review |
| 26 | 8 | DT | O |  |  | 01234 | Date Next DMV Review |
| 27 | 250 | CE | O |  | 0005 | 00113 | Race |
| 28 | 250 | CE | O |  | 0189 | 00125 | Ethnic Group |
| 29 | 1 | ID | O |  | 0136 | 01596 | Re-activation Approval Indicator |

# Μέρος Β: Παρουσίαση της έκδοσης 3

## Εισαγωγή

Ο Οδηγός της V3 (V3 Guide) χωρίζεται σε δύο ενότητες, στα FOUNDATION COMPONENTS και στα MESSAGING COMPONENTS. Η ενότητα των FOUNDATION COMPONENTS αποτελείται από κεφάλαια σχετικά με μοντέλα πληροφοριών (information models), λεξιλόγιο (vocabulary), data types και το Implementation Technology Specification (ITS), όπως χρησιμοποιείται στο specification του HL7 Version 3. Η ενότητα των MESSAGING COMPONENTS παρέχει καθοδήγηση πάνω στα artifacts που βρίσκουμε στην Version 3, όπως storyboards, trigger events, interactions κλπ., και σκοπός του είναι η βοήθεια προς τον αναγνώστη για την κατανόηση του τρόπου ανάγνωσης και χρήσης αυτών των  artifacts.

## Τα foundation components περιλαμβάνουν:

Information Model – περιγράφει τους τύπους των μοντέλων πληροφοριών στο HL7 Version 3 standard, συμπεριλαμβάνοντας και το Reference Information Model (RIM).

Vocabulary – αναφέρει τη χρήση του λεξιλογίου στα πλαίσια του Specification του HL7 V3 και των αρχών του HL7 Vocabulary Technical Committee, ενώ επιπλέον αποτελεί μια προσεγγισή στη χρήση του λεξιλογίου και της διαχείρισής του.

Implementation Technology Specification (ITS) – περιγράφει το Specification της τεχνολογίας υλοποίησης (Implementation Technology Specification) και τις εφαρμογές του.

Data Types – περιγράφει τις αρχές που διέπουν τα  V3 data types.

Common Message Element Types (CMETs) – περιγράφει το σκοπό, τον ορισμό και την χρήση των CMETs.

Examples – παρουσιάζει ένα παράδειγμα ενός V2.4 μηνύματος και το αντίστοιχο της V3 αναπαράστασης του ίδιου μηνύματος χρησιμοποιώντας XML ITS.

## HL7 Message Development Framework (MDF)

Το MDF της HL7 V3 παραθέτει την περιγραφή των γενικών καθηκόντων που πρέπει να τηρηθούν αυστηρά, ώστε να παραχθούν υψηλής ποιότητας specifications των μηνυμάτων του HL7. Χρησιμοποιείται η μοντελοποίηση UML, η οποία βασίζεται σε storyboards και Use Cases για τον έλεγχο των διαδικασιών που διεξάγονται, σε Interaction και Sequence διαγράμματα για την ένδειξη λεπτομερών επεξεργασιών, σε Class και State διαγράμματα για την υπόδειξη των πληροφοριών κλάσεων και της συμπεριφοράς τους. Το HL7 RIM παρέχει τον πυρήνα του Information Model για την διαδικασία.

Το HDF περιγράφει τις διαδικασίες που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη του specification των μηνυμάτων προς ολοκλήρωση. Παρολαυτά, δεν περιγράφει τον τρόπο υλοποίησης ενός μηνύματος, ούτε εγγυάται την ποιότητα ή την πρωτοτυπία του. [5]

Τα βασικά στάδια της μεθόδου φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα:

Οι απαιτήσεις της HL7 V3 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μοντέλα:

Use Case Model

Περιγράφει το πρόβλημα ή την κατάσταση πριν το σχεδιασμό της επίλυσης, ελέγχοντας τις πρακτικές του οργανισμού, της επιχείρισης και της ιατρικής μονάδας που θα υποστηρίξουν τα μηνύματα που πρόκειται να δημιουργηθούν

Παρέχει το περιεχόμενο εφαρμογής για άλλα μοντέλα

Αναγνωρίζει τα actors και τις ενέργειες (activities) που αυτά θα διεξάγουν

Information Model

Περιγράφει τα classes των οποίων τα attributes συνθέτουν τα HL7 μηνύματα

Ελέγχει τη δυναμική συμπεριφορά των class objects, αναλύοντας τις καταστάσεις (class states) και τις μεταβάσεις των κλάσεων (state transitions)

Εναρμονίζεται με το RIM για την επιβεβαίωση της συνέχειας των ορισμών ανάμεσα στα περιεχόμενα όλων των HL7 μηνυμάτων

Interaction Model

Προσδιορίζει τις σχετικές πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις και τη ροή πληροφοριών που υποστηρίζουν τις εφαρμογές Use Case Model

Ορίζει και δομεί τις conformance δηλώσεις του HL7

Message Model

Προσδιορίζει τη μορφή των HL7 μηνυμάτων και τα συσχετίζει με αλληλεπίδραση (το HMD ή Hierarchical Message Description)

Implementation Technology specifications, όπως είναι τα XML (Extensible Markup Language ), OLE ( Object Linking and Embedding ), κλπ.

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα τα μοντέλα αναπτύσσονται σε φάσεις. Παρατηρούμε πως τα μοντέλα συσχετίζονται μεταξύ τους.

Figure 6: Models developed in Phases

Όταν το HL7 οργανώνει δεδομένα από μία εφαρμογή ή σύστημα με σκοπό να τα μεταφέρει σε ένα άλλο, το κάνει τοποθετόντας τις πληροφορίες μέσα σε ένα  Hierarchical Message Description (HMD) και σε ένα Implementation Technology Specification (ITS) (Figure 5: Structure of HL7 V3), το οποίο μορφοποιεί το πραγματικό «κωδικοποιημένο μήνυμα» που μεταφέρεται. Ο μηχανισμός που μεταδίδει ένα μήνυμα σε άλλο σύστημα ή εφαρμογή δεν καθορίζεται από το HL7. Η μετάδοση γίνεται στο Internet μέσω TCP/IP, για παράδειγμα. (Υπενθυμίζουμε εδώ, ότι το HL7 έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζεται στο υψηλότερο επίπεδο, Application Level, οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής δικτύου). Μια συμβατή εφαρμογή ή ένα συμβατό σύστημα με το  HL7 που λαμβάνει ένα «κωδικοποιημένο μήνυμα», μεταφράζει τα δεδομένα γιατί καταλαβαίνει τα διάφορα μοντέλα που συνιστούν τη δομή του μηνύματος.

Το ακόλουθο σχήμα (Figure 7 - adapted from http://dirm.state.nc.us/hipaa/hipaa2002/education/doc/presentation ) περιγράφει τα διάφορα μοντέλα και τα specifications που χρησιμοποιούνται για το χτίσιμο του Hierarchical Message Description (HMD). Η συλλογή των HMD’s είναι ο τρόπος που τυποποιεί το HL7 τα απαραίτητα δεδομένα που μεταφέρονται στο άλλο, συμβατό με το HL7, σύστημα ή εφαρμογή όταν συνδυάζεται με ένα Implementation Technology Specification (ITS), όπως είναι το XML.

Βασικά, το HL7 V3 μεταφράζει τα πάντα σε "building block" μοντέλα (βλ. Figure 7) τα οποία στη συνέχεια μορφοποιούνται σε ένα Hierarchical Message Description (HMD). Απ’ τη στιγμή που ένα μήνυμα έχει μεταδοθεί σε ένα άλλο συμβατό με το HL7 V3 σύστημα, είναι δυνατή η μετάφρασή του γιατί το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί το ίδιο μοντέλο specifications.

Figure 7: Models Used to Build the Hierarchical Message Description (HMD)

## Information Model (Μοντέλο Πληροφοριών)

Ένα information model είναι ένα δομημένο specification πληροφοριών στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου πεδίου ενδιαφέροντος. Εκφράζει τις κλάσεις (classes) των πληροφοριών που απαιτούνται και τις ιδιότητες αυτών των κλάσεων, συμπεριλαμβάνοντας attributes, relationships, constraints, και states. Στο HL7, ο σκοπός ενός πεδίου ενδιαφέροντος ποικίλει από το πεδίο ολόκληρου του συστήματος των υπηρεσιών υγείας έως το περιορισμένο περιεχόμενο ενός σετ πληροφοριών που ανταλλάσσονται για ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό σκοπό. Το HL7 προσδιορίζει διαφορετικούς τύπους μοντέλων πληροφοριών για την αναπαράσταση διαφορετικού περιεχομένου πεδίων ενδιαφέροντος.

## Information Model Components

Το μοντέλο πληροφοριών αποτελείται από τα ακόλουθα components:

τις κλάσεις (classes), και τα attributes αυτών, και τις σχέσεις μεταξύ των κλάσεων

τα data types για όλα τα attributes και τα πεδία λεξιλογίου για τα κωδικοποιημένα attributes

τα μοντέλα μετάβασης κατάστασης (state transition models) για κάποιες από τις κλάσεις.

Τα HL7 information models βασίζονται στο Unified Modeling Language (UML), και μπορούν να αναπαρασταθούν γραφικά με χρήση του UML στυλ. Το UML είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης που ενοποιεί τις object-oriented μεθόδους μοντελοποίησης των Grady Booch, Jim Rumbaugh, Ivar Jacobson και άλλων. Το UML είναι ένα πλούσιο, κατά βάση γραφικό, μέσο έκφρασης object-oriented ιδεών.

## Τύποι Μοντέλων Πληροφοριών (Types of Information Models)

Η διαδικασία μοντελοποίησης πληροφοριών αναγνωρίζει τρεις σχετιζόμενους τύπους μοντέλων πληροφοριών. Καθένας απ’ αυτούς τους τύπους, χρησιμοποιεί την ίδια σημειολογία και έχει την ίδια βασική δομή με τους άλλους. Τα μοντέλα διαφέρουν μεταξύ τους βάσει του περιεχομένου, του σκοπού και της χρήσης, των πληροφοριών. Ακολουθεί ο προσδιορισμός των τύπων των μοντέλων πληροφοριών:

Reference Information Model (RIM)- Το RIM χρησιμοποιείται για να εκφράσει το περιεχόμενο των πληροφοριών της συλλογικής εργασίας του HL7 Working Group. Είναι το μοντέλο πληροφοριών που εμπεριέχει το πεδίο ενδιαφέροντος του HL7 ως ολότητα. Το RIM είναι ένα κατανοητό μοντέλο πληροφοριών που αποτελεί την πηγή του περιεχομένου των δεδομένων για όλα τα HL7 μηνύματα. Ως τέτοιο, παρέχει σταθερά δεδομένα και επαναχρησιμοποιήση της ίδιας λογικής ανάμεσα στις διάφορες δομές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και των μηνυμάτων. Το RIM είναι συγκροτημένο μέσα από μια συλλογική και σύμφωνη διαδικασία δόμησης, στην όποια εμπλέκονται όλες οι Τεχνικές Επιτροπές (Technical Committees) και τα Special Interest Groups. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως εναρμόνιση μοντέλου, χρησιμοποιεί σταθερές σύμφωνες διεργασίες εξέτασης, συζήτησης, βελτίωσης και συγκερασμού των προτεινόμενων αλλαγών που έχουν κατατεθεί από τις Τεχνικές Επιτροπές.  Οι αλλαγές που προκύπτουν εφαρμόζονται στο RIM για την παραγωγή μιας νέας έκδοσης.

Domain Message Information Model (D-MIM)- Ένα D-MIM είναι ένα βελτιωμένο υποσύνολο του RIM που περιλαμβάνει ένα σετ κλώνων των κλάσεων, attributes και σχέσεις (relationships) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μηνυμάτων σε ένα συγκεκριμένο πεδίο (μια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος στην ιατρική περίθαλψη). Το D-MIM χρησιμοποιείται σαν μια κοινή βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλα τα R-MIMs στα πλαίσια ενός πεδίου. Οι κανόνες για τη διαδικασία βελτίωσης από την οποία δημιουργούνται τα D-MIMs και R-MIMs συζητείται λεπτομερώς στο specification των Refinement και Localization.

Refined Message Information Model (R-MIM)- Το R-MIM είναι ένα υποσύνολο ενός D-MIM που χρησιμοποιείται για να εκφράσει το περιεχόμενο των πληροφοριών για ένα μήνυμα ή ένα σετ μηνυμάτων με σχόλια και βελτιώσεις. Το περιεχομένο ενός R-MIM αντλείται από το D-MIM για το συγκεκριμένο πεδίο που χρησιμοποιείται το R-MIM. Το R-MIM μπορεί να περιέχει κλώνους επιλεγμένων κλάσεων με διαφορετικά ονόματα που προκύπτουν από την λογική των αντίστοιχων μηνυμάτων. Το R-MIM αναπαριστά το περιεχόμενο των μηνυμάτων για μία ή περισσότερες δομές  abstract μηνυμάτων, οι οποίες ονομάζονται και Hierarchal Message Definitions (HMDs).

## Static Structure: Classes and Relationships – Στατική Δομή: Κλάσεις και Σχέσεις

1. Classes – Κλάσεις

Μια κλάση (class) είναι μια συλλογή από πράγματα ή ιδέες, τα οποία αποτελούν αντικείμενα ενδιαφέροντος σε ένα δεδομένο πεδίο εφαρμογών. Όλα τα πράγματα ή οι ιδέες που περιέχονται σε μία κλάση έχουν τις ίδιες ιδιότητες, εξαρτώνται από τους ίδιους κανόνες και προσαρμόζονται σ’ αυτούς. Οι κλάσεις είναι οι άνθρωποι, οι τοποθεσίες, οι ρόλοι, τα πράγματα και τα γεγονότα για τα οποία κρατάμε πληροφορίες. Οι κλάσεις έχουν ένα όνομα, μια περιγραφή, και σετ από attributes, relationships (σχέσεις) και states (καταστάσεις).

Οι διάφορες περιπτώσεις (instances) των κλάσεων ονομάζονται objects (αντικείμενα). Όταν οι κλάσεις αναπαριστούν κατηγορίες από ιδέες, ανθρώπους ή πράγματα, τα αντικείμενα αντιπροσωπεύουν το ίδιο αυτό πράγμα. Υπάρχει όμως, μια διαφορά ανάμεσα στο αντικείμενο και στο πράγμα που αντιπροσωπεύει. Τα αντικείμενα κρατούν όλα τα δεδομένα που είναι σχετικά με πράγματα γνωστά στο σύστημα πληροφοριών, αλλά δεν είναι τα ίδια τα πράγματα. Για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο άτομο, που ονομάζεται John Doe, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από ένα αντικείμενο σε ένα σύστημα πληροφοριών. Το αντικείμενο αυτό περιέχει τα δημογραφικά ή ιατρικά δεδομένα του John Doe, αλλά το αντικείμενο παραμένει κάτι διαφορετικό από τον ίδιο τον John Doe.

2. Relationships

Οι κλάσεις σχετίζονται με άλλες κλάσεις με διάφορους τρόπους. Αυτές οι σχέσεις είναι δύο τύπων: Generalization και Association.

Generalizations (Γενικεύσεις)

Μια σχέση γενίκευσης είναι μια σύνδεση ανάμεσα στις κλάσεις (σε αντίθεση με τα αντικείμενα-objects). Είναι μια σχέση ανάμεσα σε δύο κλάσεις (μια υπερκλάση-superclass και μια υποκλάση-subclass), στην οποία η subclass έχει προκύψει από την superclass (π.χ., η superclass γενικεύει την subclass και η subclass είναι μια ειδίκευση της superclass). Η  subclass κληρονομεί όλες τις ιδιότητες από την superclass, συμπεριλαμβανομένων attributes, σχέσεων (relationships) και καταστάσεων (states). Οι περιπτώσεις (instances) μιας subclass είναι επίσης περιπτώσεις της superclass. Επίσης, η subclass έχει άλλες ιδιότητες που είναι ειδικές για αυτήν.

Κάθε subclass μπορεί να έχει με τη σειρά της άλλες δικές της subclasses. Συνεπως, superclass/subclass και generalization/specialization είναι συγγενικές έννοιες-ιδέες. Μια κλάση μπορεί να είναι τόσο subclass της superclass της και ταυτόχρονα μία superclass απ’ τις subclasses της. Η ολότητα των superclasses και subclasses με κοινή ρίζα superclass ονομάζεται ιεραρχία γενίκευσης (generalization hierarchy).

Μια γενίκευση έχει συνήθως πολλαπλές ειδικεύσεις. Παρολαυτά, δεν είναι αναγκαίο να αναπαριστάνονται όλες οι πιθανές ειδικεύσεις στο μοντέλο. Μόνο οι περιπτώσεις που έχουν ξεχωριστές ιδιότητες (π.χ., attributes, relationships, states) πρέπει να αναπαριστάνονται στο μοντέλο. Αν οι ειδικεύσεις μιας κλάσης αναφέρονται πλήρως ονομαστικά ως subclasses στο μοντέλο, η superclass θα μπορούσε να είναι "abstract". Μια abstract κλάση ποτέ δεν προσδιορίζεται άμεσα, άλλα μόνο μέσω μιας από τις ειδικεύσεις της.

Associations (Σύνδεσμοι)

Ένας σύνδεσμος προσδιορίζει μια σχέση μεταξύ αντικειμένων. Τα αντικείμενα μπορεί να είναι περιπτώσεις δύο διαφορετικών κλάσεων ή της ίδιας κλάσης  (ανακλαστικός σύνδεσμος). Όπως έχουν περιπτώσεις οι κλάσεις, έτσι έχουν και οι σύνδεσμοι. Μια περίπτωση (instance) συνδέσμου είναι η σύνδεση μεταξύ αντικειμένων και προσδιορίζεται από τον σύνδεσμο που συνδέει κλάσεις.

Οι σύνδεσμοι στα μοντέλα πληροφοριών του HL7 έχουν τουλάχιστον δύο άκρα. Κάθε άκρο του association instance συνδέει με ένα και μόνο αντικείμενο. Παρολαυτά, ένα αντικείμενο μπορεί να συνδέεται με περισσότερα από ένα αντικείμενα της ίδιας κλάσης από τον ίδιο σύνδεσμο. Σ’ αυτή την περίπτωση, υπάρχουν πολλαπλά association instances, που το καθένα συνδέεται με δύο ακριβώς αντικείμενα. Ο αριθμός των instances ενός συνδέσμου που μπορεί να συνδέεται με ένα αντικείμενο ελέγχεται από την πολλαπλότητα αυτού του  συνδέσμου.

Η πολλαπλότητα ενός συνδέσμου προσδιορίζει τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό αντικειμένων κάθε κλάσης που συμμετέχουν στον σύνδεσμο. Η πολλαπλότητα εκφράζεται ως ένα ζεύγος αριθμών (π.χ., μη-αρνητικοί ακέραιοι) min..max. το κάτω άκρο min είναι ένας μη-αρνητικός ακέραιος, συνήθως μηδέν ή ένα. Το πάνω άκρο max είναι ένας ακέραιος ίσος ή μεγαλύτερος με το min, συνήθως ένα, ή άπειρο, το οποίο συμβολίζεται με έναν αστερίσκο ("*"). Οι έγκυρες περιπτώσεις πολλαπλότητας είναι αυτές που περιλαμβάνονται στην λίστα του παρακάτω πίνακα:

| Multiplicity (Πολλαπλότητα) | Meaning (Σημασία) |
| --- | --- |
| 0..1 | ελάχιστο μηδέν, μέγιστο ένα |
| 0..n | ελάχιστο μηδέν, μέγιστο ο ακέραιος n, όπου n > 1 |
| 0..* | ελάχιστο μηδέν, μέγιστο άπειρο |
| 1 | συντόμευση για το "1..1" ελάχιστο ένα, μέγιστο ένα |
| 1..n | ελάχιστο ένα, μέγιστο ο ακέραιος n, όπου n > 1 |
| 1..* | ελάχιστο ένα, μέγιστο άπειρο |
| n1..n2 | ελάχιστο ο ακέραιος n1, μέγιστο ο ακέραιος n2, όπου n1 > 1 και n2 >n1 |
| n..* | ελάχιστο ο ακέραιος n, μέγιστο άπειρο, όπου n > 1 |

## Attributes

Τα attributes των κλάσεων είναι τα βασικά συστατικά (components) του μοντέλου πληροφοριών. Τα attributes είναι η πηγή για το περιεχόμενο κάθε πληροφορίας του HL7. Η πλειονότητα των attributes είναι περιγραφικά attributes και αντικατοπτρίζουν τις πλευρές των κλάσεων που είναι σημαντικές για την επικοινωνία ανάμεσα στα συστήματα ιατρικής περίθαλψης. Εκτός απ’ τα περιγραφικά attributes, υπάρχουν άλλα τρία είδη στο μοντέλο πληροφοριών:   identifier attributes, classifier attributes και state attributes.

Identifier Attributes

Τα identifier attributes μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της περίπτωσης (instance) μιας κλάσης. Κάποιες φορές χρειάζονται περισσότερα από ένα attributes για την αναγνώριση αυτή. Τα identifier attributes πάντα έχουν μια τιμή. Οι τιμές των identifier attributes είναι μοναδικές ανάμεσα στις περιπτώσεις της κλάσης. Τη στιγμή που η ταυτότητα είναι στατική, οι τιμές των  identifier attributes δεν αλλάζουν ποτέ. Στα identifier attributes δίνεται το “set of instance identifier” (SETII) data type και γενικά έχουν το name "id" που επιτρέπει να αναγνωρίζονται πολλαπλοί identifiers.

Παραδείγματα identifier attributes από το RIM περιλαμβάνουν Entity.id και Act.id, τα οποία αναγνωρίζουν μοναδικά, Entity (Οντότητα) ή Act (Πράξη) αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, τα identifier attributes είναι ένα σετ από instance identifiers. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να υπάρχουν πολλαπλοί, μοναδικοί identifiers για ένα Entity ή Act. Οι Entity identifiers μπορεί να περιλαμβάνουν σειριακούς αριθμούς συσκευών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς διπλώματος οδήγησης και άλλους. Οι Act identifiers μπορεί να περιλαμβάνουν αριθμούς πρόσβασης placer, αριθμούς πρόσβασης filler και άλλους.

Classifier Attributes

Τα classifier attributes αποτελούν ένα κρίσιμο κομμάτι των κλάσεων που σχηματίζουν τη βάση-ραχοκοκκαλιά του RIM (Entity, Role, και Act). Τα classifier attributes ονομάζονται "classCode". Τα classifier attributes παρέχουν μεγάλη δυνατότητα ευρύτητας και ευκινησίας στο μοντέλο πληροφοριών. Τα πεδία λεξιλογίου για τα classifier attributes παρέχουν μια είσοδο για κάθε ειδίκευση της κλάσης-βάσης (backbone class). Για παράδειγμα, το πεδίο λεξιλογίου για το Entity.classCode περιλαμβάνει έμβυο αντικείμενο, οργανισμό, τοποθεσία και υλικό. Το πεδίο λεξιλογίου μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη εισόδους, που δεν εκφράζονται απαραίτητα ως κλάσεις στο μοντέλο. Για παράδειγμα, μια ομάδα (group) είναι ένα έγκυρο Entity class code (ή ειδίκευση ενός Entity) αλλά δεν εμφανίζεται στο μοντέλο ως μία κλάση. Αυτό παρέχεται από την δυνατότητα ευκινησίας και ευρύτητας του μοντέλου.

Structural Attributes

Τα Structural attributes είναι εκείνα τα attributes των οποίων οι κωδικοποιημένες τιμές είναι απαραίτητες για την πλήρη μετάφραση των κλάσεων που κατηγοριοποιούν. Είναι μικρά σετ από απαραίτητα attributes, που περιλαμβάνουν το classifier attribute: το ClassCode που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, μαζί με τα moodCode, typeCode και determinerCode. Και τα τέσσερα συναντόνται σε κάθε κλάση. Για παράδειγμα, ούτε τα Acts ούτε τα Entities χρησιμοποιούν determinerCode. Ακριβώς όπως τα classCodes υπάρχει ένα οριοθετημένο λεξιλόγιο, το οποίο διαχειρίζεται το HL7, για την κάθε χρήση ενός structural attribute. Για παράδειγμα, γαι το mood attribute στο Act, υπάρχει ένα actMood λεξιλόγιο.

State Attributes

Ένα state attribute χρησιμοποιείται στις κλάσεις αντικειμένων-subject classes (κλάσεις που μια Τεχνική Επιτροπή σηματοδοτεί ως την κεντρική εστία μιας συλλογής μηνυμάτων). Περιέχει μια τιμή που περιγράφει περιεκτικά την παρούσα κατάσταση (ονομάζεται condition) της κλάσης. Μια subject class πρέπει να έχει μόνο ένα state attribute. Στο state attribute πρέπει να έχει δοθεί το data type "set of code value" που επιτρέπει να προσδιορίζονται πολλάπλά flags κατάστασης. Τα state attributes ονομάζονται status_cd και συνδέονται με πεδία λεξιλογίου ορισμένα από το HL7, τα οποία αποκρίνονται στην μηχανή κατάστασης που ορίζεται από το subject class. Για παράδειγμα, το  Act.status_cd έχει τις τιμές πεδίου οι οποίες περιλαμβάνουν τα active, suspended, cancelled, completed, and aborted.

## Constraints

Τα constraints περιορίζουν το σύνολο των πιθανών τιμών που μπορεί να πάρει ένα attribute. Στα constraints περιλαμβάνονται constraints με πεδίο το λεξιλόγιο (π.χ., αυτό το attribute πρέπει να είναι LOINC code), range constraints – constraints ορίων  (π.χ., αυτό το attribute πρέπει να είναι δεκαδικός αριθμός μεταξύ 0 και 1) κλπ. Ενώ ο όρος "constraint" (περιορισμός) έχει την έννοια του απαγορευτικού και περιοριστικού, ο στόχος κατά τον προσδιορισμό των constraints είναι περισσότερο η παροχή ενός οδηγού για την σωστή χρήση της κλάσης ή του attribute.

Τα constraints μπορούν να προσδιορίζονται στα RIM, D-MIM, R-MIM ή στην ιεραρχική περιγραφή μηνυμάτων - hierarchical message description (HMD). Αν προσδιορίζεται στο RIM, το constraint είναι σχετικό με ένα attribute σε όλα τα μηνύματα που περιέχουν αυτό το attribute. Αν προσδιορίζεται στο D-MIM ή στο R-MIM, το constraint είναι συγκεκριμένο για όλα τα μηνύματα που προκύπτουν απ’ αυτό το D-MIM ή R-MIM. Τα constraints μπορεί επίσης, να προσδιορίζονται στο HMD όπου μπορούν να γίνουν ειδικευμένα σε ένα συγκεκριμένο σετ δομών μηνυμάτων. Τα constraints που είναι προσδιορισμένα σε ένα υψηλότερο επίπεδο (π.χ., το RIM) μπορούν να περιοριστούν περαιτέρω σε ένα χαμηλότερο επίπεδο (π.χ., D-MIM ή HMD). Παρολαυτά, το «υποδεέστερο» constraint πρέπει να προσαρμόζεται στο constraint υψηλότερου επιπέδου. Τα constraints υψηλότερου επιπέδου δεν μπορούν να ακυρωθούν σε ένα χαμηλότερο επίπεδο.

## Dynamic Behavior (Δυναμική Συμπεριφορά): States and Transitions (Καταστάσεις και Μεταφορές)

Η συμπεριφορά μιας κλάσης προσδιορίζεται σε ένα διάγραμμα κατάστασης που σχετίζεται με μια κλάση σε ένα μοντέλο πληροφοριών. Τα διαγράμματα κατάστασης, τα οποία δείχνουν όλες τις πιθανές καταστάσεις μιας κλάσης, αναπτύσσονται για τις κλάσεις που αποτελούν το κεντρικό αντικείμενο μιας αλληλεπίδρασης. Αυτές οι κλάσεις ονομάζονται subject classes. Οι αλληλεπιδράσεις κάποιες φορές ενεργοποιούνται από τις αλλαγές στην κατάσταση μιας subject class. Για παράδειγμα, ένα Act (Πράξη) μπορεί να αναγνωριστεί ως ένα subject class. Το vocabulary domain για το Act.status_cd δηλώνει τις ορισμένες καταστάσεις για το Act. Αυτές οι καταστάσεις περιλαμβάνουν Active, Suspended, Cancelled, Complete, και Aborted. Ένα διάγραμμα κατάστασης απεικονίζει τις επιτρεπόμενες καταστάσεις μιας κλάσης με ένα κουτί το οποίο έχει το όνομα της κατάστασης. Οι αλλαγές καταστάσεων ονομάζονται μεταφορές κατάστασης (state transitions) και απεικονίζονται στο διάγραμμα από ένα βέλος που δείχνει την κατεύθυνση της μεταφοράς. Ένα παράδειγμα μεταφοράς κατάστασης είναι η αλλάγη μιας κατάστασης ενός Act από Active (Ενεργή) σε Complete (Ολοκληρωμένη). Η αλλαγή σε μια κατάσταση (state transition) είναι συνδεδεμένη με ένα trigger event που προκαλεί την μεταφορά. Το trigger event σ’ αυτό το παράδειγμα μπορεί να είναι η εκπλήρωση μιας παραγγελίας. Μια παραγγελία είναι ένας ειδικός τύπος Act. Η μεταφορά από μια Active παραγγελία σε μια Completed παραγγελία ενεργοποιείται από την εκπλήρωση της Παραγγελίας. Το διάγραμμα κατάστασης απεικονίζει τις καταστάσεις, το trigger event και τις μεταφορές κατάστασης που μας ενδιαφέρουν.

## Vocabulary

Στα πλαίσια του HL7, ένα πεδίο λεξιλογίου (vocabulary domain) είναι ένα σύνολο όλων των περιπτώσεων που μπορούν να γίνουν δεκτές ως έγκυρες τιμές με την έννοια ενός κωδικοποιημένου field ή attribute. Για παράδειγμα, η κλάση του Living_subject έχει ένα κωδικοποιημένο attribute που ονομάζεται administrative_gender_cd. Αν το administrative_gender_cd attribute γίνει τμήμα ενός HMD και δημιουργηθεί ένα μήνυμα, ως αποτελεσμα αυτού, το οποίο είναι τμήμα μιας υλοποιούμενης συνόδου, τότε περιμένουμε ότι το administrative_gender_cd attribute σημαίνει το φύλο (male ή female). Σ’ αυτό το παράδειγμα, το φύλο έχει δύο περιπτώσεις (concepts) και μπορεί να υπάρχουν διάφοροι κωδικοί σχεδιασμοί που περιέχουν τις περιπτώσεις για το φύλο.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ένα πεδίο λεξιλογίου αποτελείται από ένα σετ περιπτώσεων και όχι από ένα σετ λέξεων ή κωδικών. Σε διαφορετικές υλοποιήσεις μιας συνόδου, η ίδια περίπτωση μπορεί να παριστάνεται με χρήση διαφορετικών συστημάτων κωδικοποίησης. Ενώ, η κάθε περίπτωση σε ένα πεδίο λεξιλογίου έχει από μια-έως-πολλές σχέσεις με κωδικούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναπαραστάσεις για μία περίπτωση σε ένα μήνυμα.

Η γενικότερη σημασία ενός συστήματος κωδικοποίησης είναι ένας σχεδιασμός για την αναπαράσταση περιπτώσεων χρησιμοποιώντας (συνήθως) σύντομους concept identifiers για τον συμβολισμό των περιπτώσεων που είναι μέλη του συστήματος. Ένας σχεδιασμός κωδικοποίησης προσδιορίζει ένα σετ μοναδικών κωδικών περιπτώσεων (concept codes).

Vocabulary Domains και RIM Attributes

Κάθε κωδικοποιημένο attribute στο RIM (π.χ., με data type CD, CE, CR, CS ή CV) θα σχετίζεται με ένα και μόνο πεδίο λεξιλογίου. Για παράδειγμα, το πεδίο λεξιλογίου για administrative_gender_cd είναι AdmistrativeGender. Κάποια πεδία λεξιλογίου συνδέονται με περισσότερα από ένα RIM attributes. Για παράδειγμα, το πεδίο λεξιλογίου PhysicalQuantity συνδέεται τόσο με το diet_carbohydrate_qty όσο και με το Diet_energy_qty. Ο πίνακας του πεδίου λεξιλογίου μπορεί να είναι ένας HL7-defined πίνακας, ένας HL7-recognized εξωτερικός σχεδιασμός κωδικοποίησης (π.χ., LOINC, SNOMED) ή κάποιος συνδυασμός αυτών. Μπορεί να περιέχει τοπικά-ορισμένους (locally-defined) κωδικούς.

Οι HL7-defined πίνακες για το πεδίο λεξιλογίου που έχουν αναπτυχθεί για κωδικοποιημένα attributes κλάσης, φυλάσονται στις «αποθήκες» του HL7. Έχουμε αποσπάσει έναν αριθμό από παραθέματα που μπορούν να τυπωθούν, τα οποία αποτελούν τις λίστες του HL7 Vocabulary Domain. Τα παραθέματα αυτά παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα και περιλαμβάνουν τη λίστα του HL7 Vocabulary Domain Values και του HL7 Domain Tables, όπως και τη λίστα των  Coded Attributes. Τα πεδία λεξιλογίου που αναγνωρίζονται εκτός HL7 (HL7-recognized external vocabulary domains) περιγράφονται στην λίστα του External Domains. Ακόμη, παρέχονται συνδέσεις ανάμεσα σ’ αυτούς τους πίνακες και τα  attributes στο RIM.

Ο πίνακας των HL7 Vocabulary Domain Values περιλαμβάνει έναν μνημονικό κωδικό, concept identifier, τυπωμένο όνομα και ορισμός/περιγραφή για κάθε τιμή. Αυτός ο πίνακας δείχνει ακόμη οποιαδήποτε ιεραρχική σχέση υπάρχει μεταξύ τιμών σε κάθε πίνακα πεδίου.

Τα HL7 Domain Tables και το Coded Attributes table  ονομάζουν τα κωδικοποιημένα attribute(s) στο RIM που υποστηρίζονται από αυτό το πεδίο λεξιλογίου.

Ο πίνακας των External Domains περιλαμβάνει τα Concept Identifier, Defining Expression, Code System Abbreviation, Description, και μια σύνδεση στην πηγή του κάθε πίνακα.

Vocabulary Domain Qualifiers

Τα Coded fields περιέχουν δύο τμήματα πληροφοριών σχετικά με το λεξιλόγιο: Vocabulary Domain όνομα και το Extensibility Qualifier. Το Extensibility Qualifier έχει δύο πιθανές τιμές: CNE (coded no extensions-κωδικοποίηση χωρίς επεκτάσεις) και CWE (coded with extensions-κωδικοποίηση με επεκτάσεις).

Το όνομα του πεδίου λεξιλογίου και ο αντίστοιχος Extensibility qualifier για κάθε κωδικοποιημένο attribute στο RIM προσδιορίζονται στο RIM narrative. Αυτό το specification είναι η πρώτη γραμμή της περιγραφής ενός coded RIM class attribute. Η πληροφορία έχει τη μορφή που φαίνεται στο παράδειγμα κάτω από το Entity.class_cd:

Domain: "EntityClass" (CNE)

Υπάρχει μια υπερσύνδεση μεταξύ του ονόματος του Vocabulary Domain (EntityClass) και της εισόδου στον πίνακα των HL7 Vocabulary Domain Values. Για τα πεδία που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη, το όνομα πεδίου έχει δοθεί αλλά ο πίνακας δεν έχει τιμές.

Η τιμή CWE για το Extensibility qualifier σημαίνει πως το σετ των κωδικών μπορεί να επεκταθεί με σκοπό να ικανοποιηθούν τοπικές ανάγκες υλοποίησης. Όταν σ’ ένα μήνυμα στέλνεται ένα κωδικοποιημένο attribute, τότε αντί του κωδικού μπορεί να σταλεί ένα ελεύθερο κείμενο αν η ιδέα που έχει ζητηθεί δεν περλαμβάνεται στο πεδίο λεξιλογίου.

Η τιμή CNE για το Extensibility qualifier σημαίνει πως το σετ των κωδικών είναι το ήδη υπάρχον και δεν επιτρέπεται να επεκταθεί περαιτέρω. Μια «ιδέα» από το προσδιορισμένο πεδίο, πρέπει να σταλεί ως η τιμή από το coded field σε ένα μήνυμα. Αν το field δεν μπορεί να πάρει τιμή από τις «ιδέες» που περιλαμβάνονται στο προσδιορισμένο πεδίο, το field δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο μήνυμα. Αν ένα CNE field είναι απαιτούμενο σε ένα μήνυμα, άλλα το field δεν μπορεί να πάρει τιμή για τους λόγους που μόλις αναλύσαμε, τότε δεν μπορεί να δημιουργηθεί έγκυρο μήνυμα.

Το Realm qualifier επιτρέπει στο πεδίο ενός coded attribute να ειδικευτεί σύμφωνα με το περιβάλλον, γεωγραφικό, οργανισμού ή πολιτικό, στο οποίο χρησιμοποιείται το HL7 standard. Για παράδειγμα, το Realm qualifier θα επέτρεπε στο πεδίο Gender να κρατήσει κάποιου είδους διαφορετική τιμή όταν αυτό χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία έναντι αυτού που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όλα τα πεδία των qualifiers είναι τιμές στο πεδίο VocabularyDomainQualifier.

Χρήση των Vocabulary Constraints

Τα constraints εφαρμόζονται στις κλάσεις των RIM και στα κωδικοποιημένα RIM attributes  με επιλογή των κατάλληλων τιμών από τα πεδία λεξιλογίου για αυτά τα attributes.

Τα specifications του πεδίου λεξιλογίου που δηλώνονται στο RIM αναφέρονται πάντα σε ένα ολοκληρωμένο πεδίο λεξιλογίου. Αυτό σημαίνει πως στο επίπεδο του RIM δεν υπάρχει ειδίκευση βάσει χρήσης του Realm ή του περιεχομενού του και υπάρχει η ανάγκη για ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Όπως τα RIM attributes είναι ειδικευμένα να ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο μηνύματος, το πεδίο του attribute μπορεί να περιοριστεί ώστε να αντανακλά αυτή την ειδίκευση.

Ένα πεδίο που έχει περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο Realm και σύστημα κωδικοποίησης, όνομάζεται σετ (σύνολο) τιμών. Ένα constraint πεδίου λεξιλογίου μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από το RIM, και αποτελεί μια έκφραση που δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο ένα σύνολο τιμών απορρέει από το πεδίο που ορίζεται στο RIM. Ένα constraint πεδίου λεξιλογίου σε ένα R-MIM, D-MIM, κλπ, περιέχει το όνομα του συνόλου τιμών και της λίστας των domain qualifiers. Εκφράσεις constraint πεδίων περιέχονται μόνο στο Value Set Definition Table.

Ο γενικός κανόνας για την δημιουργία constraints πεδίου λεξιλογίου, είναι ότι κάθε πεδίο μπορεί να περιοριστεί στα όρια που επιβάλλει η ειδικευσή του και η χρήση του, αλλά τα όρια της σημειολογίας του δεν μποριούν να επεκταθούν. Η εφαρμογή του γενικού κανόνα οδηγεί στους παρακάτω ειδικότερους:

Το πεδίο λεξιλογίου ενός κωδικοποιημένου element ή attribute που χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε πεδίο ειδίκευσης κάτω απ’ το RIM, πρέπει να είναι υποσύνολο του πεδίου λεξιλογίου που προσδιορίζεται για το attribute στο RIM. Σημειώστε ότι για τα attributes που έχουν τη δυνατότητα της ευρύτητας του CWE, οι τοπικοί κωδικοί είναι μια επιτρεπτή επέκταση του πεδίου, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με σκοπό της επέκτασης της σημειολογίας του attribute.

Τη στιγμή που η τιμή CNE για το extensibility qualifier έχει αναφερθεί σε όλα τα επίπεδα του specification των πεδίων attribute (RIM, D-MIM, R-MIM, CMET, HMD, κλπ), το CNE qualifier πρέπει να επανακτάται σε όλα τα πεδία constraints που προκύπτουν. Για παράδειγμα, αν ένα κωδικοποιημένο attribute έχει ένα CNE qualifier στο RIM, οποιοδήποτε D-MIM, R-MIM, CMET, HMD, κλπ πρέπει να έχει επίσης ένα CNE qualifier που συνδέεται με το πεδίο αυτού του attribute. Αν το πεδίο λεξιλογίου έχει στο RIM την τιμή CWE (coded with extensions) στο Extensibility qualifier, τότε ένα constraint που προκύπτει από το πεδίο αυτού του attribute μπορεί να έχει CNE ή CWE qualifier.

## Implementation Technology Specifications (Specification Τεχνολογίας Υλοποίησης)

Το Implementation Technology Specification, ή ITS, προσδιορίζει πως αναπαρίστανται τα αντικείμενα RIM προς μετάδοση, στα μηνύματα. Καλύπτει τα επίπεδα 5 και 6 του ISO. Το HL7 έχει υιοθετήσει το XML για το ITS που χρησιμοποιεί. Στο κείμενο του Guide βρίσκεται μια περίληψη του XML ITS. Πρόσφατα έχει αναπτυχθεί ένα UML ITS και είναι τμήμα των πρόσφατων  ballots.

Το HL7 ορίζει τα μηνύματά του σε ένα γενικότερο επίπεδο. Το "7" στο HL7 συμβολίζει το επίπεδο Εφαρμογών (Application level) του επικοινωνικακού μοντέλου ISO communication model -- ISO level 7. Αυτό το επίπεδο δίνει έμφαση στο σημασιολογικό περιεχόμενο των μηνυμάτων, και όχι στο πως παρουσιάζονται ούτε πως οι αναπαραστάσεις αυτές κωδικοποιούνται για να μεταδοθούν.

Το γενικό μοντέλο μηνύματος της HL7 Version 2 εμπεριέχει τις ιδέες των segments και των fields. Προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό κωδικοποίησης για την αναπαράσταση των γενικών μηνυμάτων – το ονομαζόμενο  "vertical bar encoding". Οι πληροφορίες από το πεδίο Health (level 7) αναπαρίστανται στην Version 2 ως segments και fields, με τη μορφή χαρακτήρων ASCII και με πολλές κάθετες μπάρες.

Το μοντέλο του γενικού μηνύματος στην V3 βασίζεται στο RIM. Τα μηνύματα της HL7 Version 3 μπορούν να θεωρηθούν ως η επικοινωνία γρφημάτων των αντικειμέτων του RIM από των αποστολέα στον παραλήπτη. Το ITS χειρίζεται καλύτερα αυτά τα μηνύματα, έχοντας τις κατάλληλες αναπαραστάσεις για αντικείμενα, attributes και Data Types.

Το XML standard προσδιορίζει τη φόρμα μετάδοσης των HL7 μηνυμάτων. Το  XML standard ορίζει πως θα αναπαρασταθούν τα XML κείμενα ως ρεύματα των 8-bit bytes και πως πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους τα opening και closing tags. Αυτό ανταποκρίνεται στο επίπεδο 5 του ISO. Το XML Document Object Model ορίζει το γενικό δέντρο των XML κειμένων και ανταποκρίνεται στο επίπεδο 6 του ISO.

Το ITS χρειάζεται να παρέχει κωδικοποιήσεις για όλους τους τύπους των component που ορίζονται σε ένα HL7 μήνυμα. Το σχήμα του XML  Recommendation έχει επιλεγεί ως η καλύτερη μέθοδος ανάμεσα στα standards της οικογένειας του XML γι’ αυτό το σκοπό. Τα σχήματα προσδιορίζουν τι είναι παραδεκτό σε ένα κείμενο XML μέσω των ορισμών των constraints. Το σχήμα που προκύπτει για ένα HL7 μήνυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα εργαλεία του XML για να καθοριστεί αν ένα συγκεκριμένο μήνυμα του HL7 είναι έγκυρο σύμφωνα με αυτό το σχήμα. Το μεγαλύτερο τμήμα στους ορισμούς του ITS είναι για data types όπου συγκεκριμένα κομμάτια του σχήματος έχουν οριστεί για όλα τα  42 Data Types που υποστηρίζει το HL7. Οι άλλες κύριες περιοχές που υποστηρίζει το ITS είναι:

Ονόματα κλάσεων

Σύνδεσμοι μεταξύ κλάσεων

Ονόματα Attributes

Κατά την υλοποίηση ενός σχήματος, υπάρχουν και κάποια άλλα πρακτικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη:

Ένα sub-directory (υπο-κατάλογος) του schema fragment για τις κλάσεις του RIM σημαίνει πως οι σχετικές κλάσεις μπορούν εύκολα να αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο σχήμα μηνύματος.

Όμοια ένα sub-directory για τα Data Types σημαίνει πως αυτά τα  schema fragments (κομμάτια του σχήματος) μπορούν επίσης εύκολα να συμπεριληφθούν.

Ένα sub-directory για το λεξιλόγιο επιτρέπει σε όλα τα πεδία (domains) που είναι πλήρως ορισμένα από το ίδιο το HL7, να μπορούν να συμπεριληφθούν ως τμήμα ενός ευρύτερου σχήματος schema sub-directory.

Ένα κείμενο XML Structures προσδιορίζει τον τρόπο που το ITS χρησιμοποιεί το XML.

Το σετ των οντοτήτων του XML που αρμόζει σε κάθε τύπο μηνύματος, περιγράφεται από ένα HMD που έχει τη δομή elements, τα οποία αποκρίνονται σε κλώνους κλάσεων, και elements μαζί με attributes, που αποκρίνονται σε attributes κλώνων κλάσεων. Τα HL7 δομικά attributes του κλώνου κλάσης αναπαρίστανται ως XML attributes, ενώ όλα τα άλλα HL7 attributes αναπαρίστανται ως απόγονοι elements (child elements) στην οντότητα του XML. Τα ονόματα σύνδεσης καθορίζουν τα ονόματα των elements που αναπαριστούν τους κλώνους των κλάσεων.

Κάποιοι ορισμοί Message Type αναφέρονται σε CMETs. Αυτό το specification περιγράφει, επίσης, πως κωδικοποιούνται τα embedded CMETs σε μια οντότητα μηνύματος.

Τα κείμενα CDA απορρέουν από ένα και μόνο τύπο μηνύματος. Παρολαυτά, για την κωδικοποίηση ενός HL7 μηνύματος, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες.

Τα Wrappers ορίζονται για την παροχή γενικότερων πληροφοριών τόσο για την μετάδοση μηνύματος (Transmission Wrapper) όσο και για σημασιολογική μετάφραση (Control Act Wrapper). Το HL7 Interaction προσδιορίζει ένα ολοκληρωμένο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας το Message Type και τα σχετικά μ’ αυτό Transmission Wrapper και Control Act Wrapper. Το specification περιγράφει πως τα  wrappers παριστάνονται σε ένα XML Message Instance.

Κάθε HL7 attribute έχει ένα Data Type που σχετίζεται μ’ αυτό. Η XML υλοποίηση αυτών των data types περιγράφεται σε ένα ξεχωριστό ballot document - το XML ITS datatypes document.

Τα βήματα χρήσης του ITS για την αποστολή αντικειμένων πληροφορίας από τη βάση δεδομένων των συστημάτων αποστολής στη βάση δεδομένων του συστήματος παραλήπτη του ITS παρατίθενται πάρακάτω και περιγράφονται ως ακολούθως:

Η εφαρμογή αποστολέα ("sender") αποθηκεύει της πληροφορίες που κατέχει στην δική της βάση δεδομένων

Ο αποστολέας, λογικά, αναπαριστά τις πληροφορίες του ως γραφήματα RIM αντικειμένων

Χρησιμοποιώντας την μορφή των μηνυμάτων που ορίζονται στο HMD και τον αλγόριθμο που ορίζεται στο ITS, ο αποστολέας αναπαριστά τα RIM αντικείμενα ως ένα κείμενο XML, για παράδειγμα χτίζοντας ένα DOM δέντρο

Ο αποστολέας μετατρέπει σε σειριακό το DOM δέντρο, δημιουργώντας ένα XML Domain Content

Ο αποστολέας μεταδίδει το Domain Content στην εφαρμογή του παραλήπτη ("receiver") χρησιμοποιώντας TCP/IP, EMAIL, ή κάποιο άλλο υπόστρωμα μεταφοράς μηνύματος

Ο παραλήπτης ξεπακετάρει το HL7 Domain Content από το υπόστρωμα μεταφοράς

Ο παραλήπτης απομακρύνει το V3 message wrapper (s) και σπάει το κωδικοποιημένο Domain Content χρησιμοποιώντας ένα off-the-shelf parser για την δημιουργία του DOM δέντρου

Ο παραλήπτης στη συνέχεια μεταφράζει το DOM δέντρο «αναδιπλώνοντας» τον ITS χάρτη και ίσως φτιάχνοντας ένα γράφημα RIM των ληφθέντων αντικειμένων

Τελικά, ο παραλήπτης αποθηκεύει τα δεδομένα στη δική του βάση δεδομένων.

## Data Types

Τα data types είναι οι βασικοί δομικοί λίθοι των attributes. Προσδιορίζουν την δομική μορφή των δεδομένων που περιέχονται στο attribute και επηρεάζουν το σύνολο των επιτρεπόμενων τιμών που μπορεί να πάρει ένα attribute. Κάποια data types έχουν πολύ μικρό σημασιολογικό περιεχόμενο και αυτό το φέρει το αντίστοιχο attribute. Παρολαυτά, το HL7 προσδιορίζει ακόμη και data types που ανήκουν σε ένα πιο ευρύ φάσμα, όπως το PNMP (person Name Part), το οποίο παρέχει όλη τη δομή και τη σημασιολογία για το όνομα ενός προσώπου. Κάθε attribute στο RIM συνδέεται με ένα και μόνο data type, και κάθε data type συνδέεται με κανένα ή με πολλά attributes. Ο ακόλουθος πίνακας ομαδοποιεί τα Data Types.

| Data Type Category (Κατηγορία Data Types) | Explanation (Εξήγηση) | Example Data Types (Παραδείγματα Data Types) |
| --- | --- | --- |
| Basic Data Types (Βασικά Data Types) | Αυτά περιγράφουν 31 από τα 42 data types που προσδιορίζει το HL7 | Text(Κείμενο), Codes(Κωδικοί), Identifiers, Names(Ονόματα), Addresses(Διευθύνσεις), Quantities(Ποσότητες) |
| Generic Collections (Γενικευμένες Συλλογές) | Data Types όπου πρέπει να περιλαμβάνεται ένας αριθμός τιμών. Δεν είναι ολόκληρα data types, αφού κάθε συλλογή θα έχει ένα σχετικό Data Type από το ένα ή το άλλο γκρουπ των Data Type που υπάρχουν σ’ αυτή τη λίστα | Sequence, BAG και SET |
| Generic Type Extensions (Διεύρυνση Γενικευμένων Τύπων) | Ικανότητα για διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων Data Types μέσω μιας γλώσσας | Δεν υποστηρίζεται στο υπάρχον XML ITS |
| Timing Specifications | Όλες οι χρονικές απαιτήσεις | IVL, Time Interval |

Μια πολύ χρήσιμη ιδιότητα των Data Types είναι η ικανότητα που έχουν να παίρνουν από ένα συγκεκριμένο Data Type ένα απλούστερο. Για παράδειγμα, το κωδικοποιημένο Data Type CV μπορεί να περιοστεί στο CS, το οποίο υποστηρίζει μόνο ένα Code και ένα Display Name. Το XML ITS παριστάνει αυτές τις άλλαγες με το να δείχνει πάντα, που ένα απλούστερο Data Type είναι περιορισμός ενός πιο σύνθετου Type. Στο Visio tooling, το εργαλείο μπορεί αρχικά να προσφέρει το πιο σύνθετο Data Type που έχει προσδιοριστεί για ένα Attribute, αλλά μετά προσφέρει την δυνατότητα να επιλεγεί οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις περιορισμού, κανοντας έτσι εύκολη την επιλογή του απλούστερου Data Type όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

## Common Message Element Types

Τα CMETs (Common Message Element Types) είναι το προϊόν μιας επιτροπής για την έκφραση μιας κοινής, χρήσιμης και επαναχρησιμοποιούμενης ιδέας.  Ένα CMET μπορούμε να το φανταστούμε ως ένα message type fragment που επαναχρησιμοποιείται από άλλα message types. Οποιοδήποτε message type, συμπεριλαμβανομένων και άλλων CMETs, μπορεί να αναφερθεί σε ένα CMET. Για παράδειγμα, ορισμένες επιτροπές μπορεί να απαιτήσουν τη χρήση μιας κοινής ιδέας, αυτής ενός προσώπου στο ρόλο ενός ασθενή. Ένα CMET μπορεί να προσδιοριστεί για να εκφράσει αυτή την ιδέα ως ένα message type που κλωνοποιεί το ρόλο ενός προσώπου, με όλα τα κατάλληλα attributes. Το CMET σ’ αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει αυτή την κοινή ιδέα για όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές (επιτροπές).

Ένα CMET απορρέει από ένα και μόνο D-MIM, που προσδιορίζεται από την επιτροπή που το παράγει. Το περιεχομενό του αποτελείται από τους κλώνους των κλάσεων και τα attributes που προσδιορίζονται σ’ αυτό το D-MIM, και δεν περιέχει στοιχεία από άλλα D-MIMs (It does not “span” D-MIMs).

Προσδιορισμός και Χρήση των CMETs

Τα CMETs έχουν σκοπό να να εκφράσουν ένα κοινό και επαναχρησιμοποιούμενο σχέδιο (pattern), και όχι να χρησιμοποιηθούν ως ένας μηχανισμός απλοποίησης ενός διαγράμματος D-MIM ή R-MIM. Αυτό σημαίνεει ότι ένα CMET πρέπει να εκφράζεται διαγραμματικά ως ένα πλήρως αναπτυγμένο διάγραμμα περιπτώσεων στο D-MIM, όπου και προσδιορίζεται. Έχει προσαρτηθεί ένα σημείο εκκίνησης σ’ αυτό το διάγραμμα για την ένδειξη του root class στο CMET.

Αυτό που υπονοείται είναι πως ένα CMET φανερώνει πληροφορίες αναφοράς (reference information) μόνο, και σκοπός του δεν είναι να χρησιμοποιείται για την μεταφορά update πληροφοριών σε ένα μήνυμα. Τοποθετώντας απλά τα πράγματα, θα λέγαμε, ότι ένα CMET θα ‘πρεπε να χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της κύριας κλάσης, η οποία αποτελεί το στόχο μιας διαδικασίας ανανέωσης (update operation). Το ίδιο το CMET δεν πρέπει να μεταφέρει update τιμές.

Entry Point (Σημείο Εισόδου)

Το σημείο εισόδου για ένα CMET αναγνωρίζει το μοναδικό σημείο από το οποίο «προσδένεται» αυτό το CMET στο περιεχόμενο ή αναφερόμενο μήνυμα. Το σημείο εισόδου αναγνωρίζεται οπτικά με τον ίδιο τρόπο αναγνώρισης και άλλων σημείων εισόδου όπως σε ένα διάγραμμα D-MIM. Το σημείο εισόδου αναγνωρίζει την κλάση του RIM από την οποία ξεκινά το HMD για το CMET, γνωστή ως κλάση-ρίζα. Όταν χρησιμοποιείται ένα CMET, ο identifier του σημείου εισόδου εισέρχεται στο μήνυμα σ’ αυτό το σημείο.

Type

Ο τύπος ενός CMET είναι ο τύπος κλάσης της κλάσης-ρίζας, μαζί με εξωτερικά σχετιζόμενα attributes, όπως το class_code. Την παρούσα στιγμή, τα CMETs είναι τύπου Act, Role και Entity. Για καθέναν απ’ αυτούς τους τύπους, ο τύπος του CMET είναι ο τύπος του Act, Role ή Entity, αντίστοιχα.

Role Types

Αν ένα CMET είναι τύπου Role, μπορεί να έχει το ρόλο του "Participate", "Play or Participate", ή "Scope or Participate". Αυτό σημαίνει πως ένα CMET τύπου κλάσης Role μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο στόχος ενός Participation, ή ως στόχος ενός playing entity ή ενός Participation, ή ως στόχος ενός scoping entity ή ενός Participation. Σημειώστε εδώ πως μπορεί να έχει μόνο ένα σημείο εισόδου, άρα δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα στόχος ενός Participation και ενός playing entity. Πρέπει να είναι ένα απ’ τα δύο.

Exit Point

Ένα CMET δεν περιεχεί σημεία εξόδου. Αυτό σημαίνει πως τα CMETs πρέπει να είναι η «τερματική» δομή σε ένα message type, π.χ., δεν μπορεί κάποιος να αφήσει ένα CMET και να συνεχίσει να προχωράει άλλες ποσότητες του R-MIM για να προκύψει ένα HMD.

Gen-Spec Hierarchies (Choices)

Ένα CMET παρέχει τη δυνατότητα της επιλογής ανάμεσα σε διάφορες ειδικεύσεις μιας “Generalization-Specialization” ιεραρχίας. Αυτό είναι γνωστό ως δομή επιλογής (choice structure). Οι δομές επιλογής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Η επιλογή μεταξύ πολλών τύπων κλάσης στον τελικό τύπο μηνύματος, αναβάλλεται μέχρι την στιγμή της δημιουργίας του μηνύματος. Σ’ αυτή την περίπτωση, το μήνυμα ως οντότητα πρέπει να περιοριστεί στην επιλογή ενός μόνο στοιχείου (element). Έτσι, ο δημιουργός του μηνύματος απλά επιλέγει το κατάλληλο περιεχόμενο του μηνύματος όταν το τρέχει.

Η επιλογή περιορίζεται σε έναν και μόνο τύπο κλάσης στο R-MIM ή  HMD. Η επιλογή έχει εξαλειφθεί από τον τελικό τύπο μηνύματος και δεν είναι διαθέσιμη στο άτομο που δομεί το μήνυμα. Αυτή η μέθοδος περιορισμού, συμβαίνει ως αποτελέσμα της επιλογής παράγωγου τύπου μηνύματος CMET κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού.

## Artifact Identification System

Στα πλαίσια του HL7 V3 τα  components που σχηματίζουν το κείμενο αναφέρονται ως ‘artifacts’. Αυτό περιλαμβάνει storyboards, application roles, trigger events, D-MIMs, R-MIMs, HMDs, message types και interactions. Όλα τα παραπάνω είναι artifacts. Κάθε artifact εγκρίνεται από μια Τεχνική Επιτροπή και του δίνεται ένας μοναδικός identifier συνδυάζοντας το Sub-Section και τους κωδικούς Domain και Artifact, με ένα 6-ψήφιο (τυχαίο, χωρις σημασία) αριθμό.

Οι κωδικοί Sub-Section και Domain που δίνονται, περιλαμβάνουν:

Health & Clinical Management Domains

Subsection: Operations (PO) Domain: Laboratory (POLB) Domain: Pharmacy (PORX)

Subsection: Records (RC) Domain: Medical Records (RCMR)

Administrative Management Domains

Subsection: Practice (PR) Domain: Patient Administration (PRPA) Domain: Scheduling (PRSC) Domain: Personnel Management (PRPM)

Subsection: Financial (FI) Domain: Claims & Reimbursement (FICR) Domain: Accounting & Billing (FIAB)

Specification Infrastructure

Subsection: Message Control (MC) Domain: Message Control Infrastructure (MCCI) Domain: Message Act Infrastructure (MCAI)

Subsection: Master File (MF) Domain: Master File Management Infrastructure (MFMI)

Subsection: Query (QU) Domain: Query Infrastructure (QUQI)

Subsection: Common Content (CO) Domain: Common Message Elements (COCT) Domain: Common Message Content (COMT)

Κάθε Health & Clinical και Administrative Management πεδίο μπορεί να περιέχει πεδία για Query και Master File Subsections όπως και πεδία με γενικές πληροφορίες.

Οι ακόλουθοι Artifact Codes είναι καταχωρημένοι:

| Artifact | Code |
| --- | --- |
| Application Role | AR |
| D-MIM (Domain Information Model) | DM |
| HMD (Hierarchical Message Descriptor) | HD |
| Interaction | IN |
| Message Type | MT |
| R-MIM (Refined Message Information Model) | RM |
| Storyboard | ST |
| Storyboard Narrative | SN |
| Trigger Event | TE |

Η πρόσφατη έκδοση του HL7 3.x υποστηρίζει μόνο ένα Realm που αναγνωρίζεται ως “Universal Realm” με τον κωδικό “UV”.

## Storyboard και Storyboard Narrative

Την ιδέα του storyboard την έχουμε δανειστεί από τη βιομηχανία του κινηματογράφου και είναι χρήσιμη στην ανάπτυξη των μηνυμάτων του HL7 για τους ίδιους λόγους:

Ένα storyboard αναπαριστά μια ιστορία χρησιμοποιώντας μιας σειρά από "snapshots" (στιγμιότυπα) ή γεγονότα με χρονολογική σειρά.

Κάθε στιγμιότυπο παριστάνει μια αναγνωρίσιμη χρονική στιγμή στη σειρά των γεγονότων, που ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει για να καταλάβει την ακολουθία των γεγονότων και το αποτέλεσμα αυτών.

Κάθε στιγμιότυπο περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες-κλειδιά για το storyboard και την αλληλεπίδρασή τους με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Η όλη σειρά των στιγμιότυπων παρέχει μια αναγνώσιμη περιγραφή μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ή ενέργειας.

Ένα storyboard αποτελείται από μια σύντομη περιγραφή του σκοπού του και ένα διάγραμμα αλληλεπίδρασης που δείχνει την πρόοδο των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους ρόλους των εφαρμογών. Ένα storyboard narrative είναι η περιγραφή ενός πραγματικού γεγονότος που παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας που περιγράφεται στο storyboard.

Storyboard Format

Τα V3 Storyboards αποτελούνται από τις ακόλουθες ενότητες:

Name (όνομα) – Το όνομα είναι, απλά, μια μικρή περιγραφική φράση.

Artifact ID – Το ID είναι ένας κωδικός 16 χαρακτήρων με το ST ως τον Artifact code.

Purpose (σκοπός) – Ο σκοπός είναι μια σύντομη περιγραφή ενός γενικού σετ ενεργειών που αντιπροσωπεύουν το storyboard.

Ένα δείγμα storyboard παρατείθεται παρακάτω:

Interaction Diagram (διάγραμμα αλληλεπιδράσεων) – το διάγραμμα αυτό δείχνει τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα application roles. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις τυπικά αναπαριστάνονται με τη χρήση ενός διαγράμματος ακουλουθίας (sequence diagram). Δείγμα ενός τέτοιου διαγράμματος δίνεται πάρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κουτιά στην κορυφή του διαγράμματος και οι αξονικές γραμμές που συνδέονται μ’ αυτά παριστάνουν application roles (τα είδη των συστημάτων που στέλνουν και παραλαμβάνουν τα μηνύματα). Ξεκινώντας από την πάνω αριστερή γωνία και κινούμενοι προς την κάτω δεξιά, τα τόξα δείχνουν τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα διάφορα application roles. Τα ονόματα και οι σχετικοί artifact κωδικοί αυτών των αλληλεπιδράσεων σημειώνονται με τόξα.

List of interactions (λίστα αλληλεπιδράσεων) – Ακριβώς μετά το Interaction Diagram υπάρχει μια λίστα με Interactions.

Ένα ή περισσότερα Interaction Narratives – Μετά τη λίστα με τα interactions ακολουθεί μια περιγραφή για κάθε interaction που περιέχεται σ’ αυτή τη λίστα. Σημειώνουμε εδώ, ότι κάθε Narrative έχει ένα όνομα και ένα artifact αριθμό.  Η περιγραφή αυτή είναι ένα παράδειγμα για το πως μπορεί το interaction να εξελιχθεί ως πραγματικό γεγονός.

## Trigger Events

Ένα trigger event είναι ένα συγκεκριμένο σετ συνθηκών που αρχικοποιούν την μεταφορά πληροφορίας μεταξύ των components του συστήματος (application roles). Είναι ένα πραγματικό γεγονός, όπως για παράδειγμα η παραγγελία μιας εργαστηριακής εξέτασης ή ενός φαρμάκου. Το trigger event πρέπει να αναγνωρίζεται από ένα αυτόματο σύστημα.

Στα πλαίσια του V3 standard, τα trigger events προσδιορίζονται από ένα όνομα, ένα artifact ID, μια περιγραφή και έναν τύπο (Type). Το Structured Name χρησιμοποιείται στην κατηγοριοποίηση των trigger events σε ένα συγκεκριμένο πεδίο με μια λογική σειρά και καταχωρείται από την Τεχνική Επιτροπή. Το απαιτούμενο Structured Name για ένα trigger event πρέπει να αποτελείται από Mood, State -Transition και Type, παρόλαυτά σημειώνουμε πως όλες οι επιτροπές δεν ακολουθούν ακόμη αυτές τις προτάσεις.

Στο V3 standard, τα περισσότερα trigger events θα είναι ένος συγκεκριμένου Type, από την παρακάτω λίστα:

Interaction Based: Τα trigger events μπορεί να βασίζονται σε ένα άλλο  interaction. Για παράδειγμα, η απόκριση σε ένα query (η οποία αποτελεί μια αλληλεπίδραση) είναι ένα Interaction Based trigger event.

State-Transition Based: Τα trigger events που καταλήγουν από μια κατάσταση μεταφοράς όπως αυτή αποτυπώνεται στο State Transition Model για μια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση μηνύματος. Για παράδειγμα, το trigger για την ακύρωση ενός κειμένου μπορεί να θεωρηθεί ένα State Transition Based trigger event

User Request Based: Τα trigger events μπορεί να βασίζονται σε μια αίτηση του χρήστη. Για παράδειγμα, το trigger event που προγραμματίζει ένα σύστημα να στέλνει όλα τα δεδομένα που προκύπτουν σε ένα tracking system κάθε 12 ώρες, θεωρείται User Based.

# Μέρος Γ: Συγκρίνοντας τις δυο εκδόσεις

## Η φιλοσοφία της Version 3

Αν και η HL7 V2 είναι μια επιτυχημένη εμπορικά έκδοση, συνεχίζει να βελτιώνεται. Πολλά μέλη του HL7 εργάζονται εθελοντικά για τον εμπλουτισμό του σχεδιασμού των μηνυμάτων του προτύπου και βελτιώνουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό του. Πολλοί είναι εκείνοι που συμφωνούν ότι οι πρωταρχικές προκλήσεις για την HL7 V2 είναι:

Έλλειψη ενός σταθερού μοντέλου εφαρμογής δεδομένων το οποίο υπονοείται στη V2 του προτύπου – Η παρουσίαση/αποθήκευση των δεδομένων από μια κλινική εφαρμογή επηρεάζει άμεσα τις ποσότητες του HL7 που μπορεί να υλοποιεί με επιτυχία.

Έλλειψη τυπικών μεθοδολογιών για τα τμήματα του μοντέλου δεδομένων και των μηνυμάτων – Αυτό προκαλεί αστάθειες μέσα στο πρότυπο και δυσκολίες στην κατανόηση του τρόπου σύνδεσης των τμημάτων των μηνυμάτων μεταξύ τους.

Έλλειψη επαρκούς προσδιορισμού των ρόλων της εφαρμογής και του χρήστη – Χωρίς προσδιορισμένους ρόλους, οι ποσότητες του HL7 που υποστηρίζονται είναι μια επιλογη με μεγάλη ποικιλία στο ποια μηνύματα χρησιμοποιούνται για ένα συγκεκριμένο σετ κλινικών πρακτικών όταν δύο διαφορετικές εφαρμογές επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο HL7.

Έλλειψη ακρίβειας στο πρότυπο – Η μεγάλη ασάφεια και ευελιξία που οδήγησε στην «απλή υιοθέτηση» του HL7 V2 προκαλεί ακριβώς αυτό που προοριζόταν να είναι: μια 80 τοις εκατό λύση. [3]

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ένα τμήμα της κοινότητας των προτύπων HL7 αποφάσισε να διευθετήσει αυτές τα προβλήματα του HL7 V2. Οι στοχοί της δημιουργίας του καινούριου HL7 V3 προτύπου ήταν:

Παγκοσμιοποίηση – Η HL7 V3 χρειάζεται να μπορεί να χρησιμοποιείται από τον οργανισμό HL7 σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υποστηρίζει τις ανάγκες των τοπικών παραλλαγών.

Σταθερό μοντέλο δεδομένων - Η HL7 V3 χρειάζεται να προσδιορίζει το μοντέλο δεδομένων που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές του HL7, έτσι ώστε να έχει σταθερά δεδομένα διαθέσιμα προς υλοποίηση.

Ακριβές πρότυπο - Η HL7 V3 χρειάζεται να παίρνει τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από όλες τις εκδόσεις του HL7 V2 και να δημιουργεί ένα πρότυπο που περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και είναι λιγότερο ασταθές οπότε και λιγότερο ευέλικτο.

Νέο πρότυπο – Όταν η κοινότητα του HL7 ξεκίνησε τον προσδιορισμό της HL7 V3, αποφάσισε ότι δε θα ήταν συμβατή με την V2 για κάποιους λόγους. Αρχικά, αν η V3 ήταν συμβατή με την V2, θα εμπλεκόταν σε πολλά νομικά θέματα. Οποιαδήποτε προσπάθεια να εντοιχιστεί ένα μοντέλο ξεχωριστών δεδομένων ή ρόλου εφαρμογής στην V2 θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο  και θα ερχόταν σε αντίθεση με την ασταθή φύση της V2. Τελικά, το πρότυπο χρειαζόταν ζωτικό χώρο ώστε να αλλάξει σταδιακά με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των κλινικών interfaces.

Στα τέλη του 2005 η κοινότητα του HL7 εξέδωσε την πρώτη έκδοση του HL7 V3 – την Normative Edition 2005. Στα μέσα του 2006 εκδόθηκε η Normative Edition 2006. Μ’ αυτές τις δύο αρχικές εκδόσεις, πολλές από τις ενότητες του προτύπου είναι ολοκληρωμένες, παρολαυτά απομένουν ακόμη κάποιες σημαντικές περιοχές να προσδιοριστούν ή να δημιουργηθούν σε επόμενες εκδόσεις. Ο σχεδιασμένος κύκλος έκδοσης του HL7 είναι τέσσερις φορές το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων τριών Εκδόσεων Υλοποίησης για ψηφοφορία και έλεγχο στα πλαίσια της κοινότητας των εθελοντών και μίας Normative Edition για γενική χρήση (που εκδίδεται στο τέλος κάθε έτους).

Εξαρχής, η V3 υποσχεται να είναι ένας καινούριος κόσμός με το «90 τοις εκατό ή περισσότερο» του interface προσδιορισμένο. Η πρωταρχική αξία στο καινούριο πρότυπο θα είναι ένα μοναδικό μοντέλο δεδομένων, σαφείς ορισμοί και περισσότερες περιπτώσεις χρήσης, στοιχεία που δίνουν τη δυνατότητα για λιγότερη ευελιξία στα ξεχωριστά τμήματα των μηνυμάτων. Το αυστηρό πρότυπο υπόσχεται «ευκολότερα» interfaces στο χρήστη.

HL7 V3 vs. V2: Μια Σύγκριση

Ενώ το πρότυπο HL7 V2 είχε δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο από clinical interface ειδικούς, το πρότυπο V3 έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τη δουλειά των εθελοντών οι οποίοι αντιπροσωπούν την κυβέρνηση και τους χρήστες ιατρικής πληροφορικής. Αυτό σημαίνει πως το επίπεδο της τυπικής μοντελοποίησης, της πολυπλοκότητας και της εσωτερικής σταθερότητας, είναι υψηλότερο στην V3 σε σύγκριση με την V2. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δείγμα της διαφοράς στις μορφές μηνυμάτων ανάμεσα σε ένα μήνυμα της V2 και της V3.

............................................................

Παρακάτω δίνεται μια περιληπτική αποτίμηση των δύο εκδόσεων του HL7.

| Πρότυπο | Πλεονεκτήματα | Προβλήματα |
| --- | --- | --- |
| HL7 V2 | Αντανακλά την ιδέα «ο καθένας είναι μοναδικός» στον κόσμο της περίθαλψης Πολύ μικρότερο κόστος στο χτίσιμο των interfaces σε σχέση κε τα κοινά interfaces Παρέχει το 80 τοις εκατό του interface και ένα πλαίσιο διαπραπραγμάτευσης για το υπόλοιπο 20 τοις εκατό σε μια interface-by-interface βάση Ιστορικά δομημένο με ένα ad hoc τρόπο, επιτρέποντας στις πιο κρίσιμες περιοχές να προσδιορίζονται αρχικά Γενικά παρέχει συμβατότητα ανάμεσα στις εκδόσεις 2.x | Παρέχει ένα “one size fits none” πρότυπο «Χαλαροί και προαιρετικοί» ορισμοί οδηγούν σε αποκλίσεις στα interfaces του HL7 Δεν περιλαμβάνει τις ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο Μη συμβατή με την HL7 V3 Απαίτηση για εκ των προτέρων συζήτηση μια προσδιορισμένης λίστας τμημάτων πριν την υλοποίηση των interfaces Οι παράγοντες εφαρμογής δεν υποστηρίζουν τις πιο πρόσφατες και καλύτερα προσδιορισμένες εκδόσεις |
| HL7 V3 | Περισσότερο ένα «πραγματικό πρότυπο» παρά ένα «πρότυπο προς συζήτηση» Πρότυπο στη βάση ενός μοντέλου που παρέχει συνέχεια σε όλο το πρότυπο Καλά καθορισμένοι ρόλοι εφαρμογής Πολύ μικρότερη προτεραιότητα μηνυμάτων Πολύ μικρότερο κόστος δόμησης και διατήρησης mid-to-long term interfaces Πολλές δεκαετίες προσπάθειας αντανακλούν «καλύτερο και φωτεινότερο» σκεπτικό | Για clinical interface ειδικούς: Μη συμβατή με την HL7 V2 Η υιοθέτιση θα είναι μεγάλου κόστους και χρονοβόρα Μεγάλος κύκλος υιοθέτησης, εκτός αν αναληφθεί aπό μεγάλες επιχειρήσεις ή γίνουν αλλαγές στις απαιτήσεις Απαραίτητη η επανεκπαίδευση και η χρήση νέων εργαλείων Οι εφαρμογές θα πρέπει να υποστηρίζουν τις V2 και V3 στο προσεχές μέλλον |

Η πρόσφατη απόφαση να μην είναι συμβατή η V3 με την V2 σημαίνει πως τα υπάρχοντα V2 interfaces δεν θα μπορούν, χωρίς κατάλληλες τροποποιήσεις, να επικοινωνούν με τα καινούρια V3 interfaces. Έτσι, οι νέοι και μεσαίοι χρήστες της V3 θα χρειάζονται και τα δύο interfaces των V3 και V2 για να επικοινωνούν μεταξύ των εφαρμογών και των παροχών ιατρικής περίθαλψης. Το διπλό κόστος υλοποίησης των δύο εκδόσεων του HL7 μπορεί να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την υιοθέτηση της V3. [3]

“HL7 V3 και η ροή των πληροφοριών περίθαλψης (Flow of Health Information)”

Το HL7 Reference Information Model χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πληροφορίες απαραίτητες για την ενδοεφαρμογή (interoperability) ανάμεσα σε συστήματα πληροφοριών. Το RIM είναι μια ολοκληρωμένη πηγή όλων των αντικειμένων πληροφορίας που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε από τα HL7 specifications, επιτρέποντας την ενδοεφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων με χαλαρή σύνδεση (loosely coupled information systems). Τα πάρακάτω σχήματα περιγράφουν τις δομικές αλλαγές από την HL7 V2.x στην HL7 V3:

Σχήμα 1 [6]

Σχήμα 2 [6]

## Στρατηγικές Υλοποίησης και Μετάβασης από την HL7 Version 2 στην HL7 Version 3

Η Version 3 του HL7 προσδιορίζει τις πληροφορίες πριν τις χρησιμοποιήσει στα μηνύματα, έτσι ώστε διαφορετικά μηνύματα να λειτουργούν πάνω στην ίδια ιδέα (συνέχεια). Ακόμη, τα business objects προσδιορίζονται στο RIM και σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα στοιχεία: Patient (Ασθενής), Encounter, Service (Εξυπηρέτηση), Financial Transaction (Οικονομική Συναλλαγή) κλπ, όπως και τα Attributes, Relationships (Σχέσεις), States and Transitions (Καταστάσεις και Μεταφορές). Οι ιδέες που προσδιορίζονται στα Data-Types και το Vocabulary είναι: quantity (ποσότητα), units (μονάδες), time (χρόνος), timing (συγχρονισμός), range (όρια), uncertainty (αβεβαιότητα) κλπ. Πάνω απ’ όλα είναι η σημασιολογία. Αυτό σημαίνει πως ανάμεικτα και χαρτογραφικά στοιχεία δεδομένων δεν θα πρέπει να αλλάζουν το νόημα, γιατί αυτό είναι προσδιορισμένο και συγκεκριμένο.

Ορισμοί Μηνυμάτων

| HL7 Version 2 | HL7 Version 3 |
| --- | --- |
| Σημασιολογία ???? | Γενική Σημασιολογία (Refined) Message Information Model |
| Συντακτικό “Abstract Message Definitions” Segment/field πίνακες Σύνθετα data type templates (καλούπια) | Συντακτικό Ιεραχικοί Ορισμοί Μηνυμάτων (HMD) καλύπτουν τα πάντα Πραγματικό abstract συντακτικό Implementable Technology Specification (ITS) προσδιορίζουν τις λεπτομέριες |
| Κωδικοποιημένες Τιμές Πίνακες κωδικών | Κωδικοποιημένες Τιμές Πίνακες ορισμών λεξιλογίου |

Θέματα mapping από την V2 στην V3

| HL7 Version 2 | HL7 Version 3 |
| --- | --- |
| Μηνύματα απροσδιόριστες δικαιοδοσίες, χρήση κατά βούληση | Αλληλεπιδράσεις δικαιοδοσία παραλήπτη μοντέλα μετάβασης κατάστασης |
| Segments τα περισσότερα fields προαιρετικά τα constraints «θαμμένα» στο κείμενο | Αντικείμενα (objects) και όψεις διαφορετικές όψεις ανά αντικείμενο καλά προσδιορισμένα constraints |
| Δομές Segments απλή ιεραρχία ασαφούς νοήματος | Σχέσεις περισσότερες σχέσεις με ξεκάθαρο νόημα, αλλά η ιεραρχία είναι μόνο η μισή αλήθεια |
| Data types απλά ένα ακόμη επίπεδο φωλιάσματος απόλυτα είναι απλά χαρακτήρες | Data types προσδιορισμένες ιδέες έξυπνη σημασιολογία |
| Κωδικοποιημένες τιμές απλοί πίνακες, κατά κύριο λόγο απροσδιόριστοι | Κωδικοποιημένες τιμές οι περισσότεροι προσδιορισμένοι και απαιτούμενοι λίγοι εξωτερικοί κωδικοί |

Όσον αφορά στην HL7 V3 πρέπει να πούμε ότι ένα μήνυμα δεν είναι πλέον μια ακολουθία από segments. Σ’ αυτή την έκδοση το φώλιασμα έχει περισσότερο βάθος και λιγότερο εύρος. Επιπλέον, έχουμε «έξυπνα» data types, όπως για παράδειγμα η διακοπή χρόνου (interval of time) έχει αντικαταστήσει τα start-time και end-time fields, ενώ τη θέση των probability fields εχουν πάρει τα probability data-types. Γενικά, τα data types είναι πιο δυνατά και πιο απλά. [2]

## “Ξεπερνώντας τις δύσκολίες: Υλοποίηση της HL7 version 3”

Κίνδυνοι και πως να τους αντιμετωπίσουμε.

Αυτό το τμήμα περιέχει μια σειρά προτάσεων σχετικά με τα ζητήματα ή τις δυσκολίες που προκύπτουν από την υλοποίηση των HL7 v3 artifacts. Για λόγους ευκολίας έχουν συγκεντρωθεί σε: Organizational ζητήματα (Organizational issues), ζητήματα Ανάπτυξης (Development issues) και ζητήματα Δομής (Framework issues).

### Organizational Issues

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τον οργανισμό ή το project που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση.

Ξεπερνώντας τα εμπόδια κατά τη μάθηση της νέας έκδοσης:

Αρχικά πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα επενδύσουμε τόσο σε χρόνο όσο και σε πηγές. Παρόλο που το κόστος για την είσοδο στη νέα έκδοση είναι σημαντικό, απ’ τη στιγμή που κάποιος εκπαιδευτεί στα βασικά είναι εύκολο να επεκταθεί και περαιτέρω. Το HL7 object model απ’ τη μία πλευρά, εισάγει πολυπλοκότητα στα απλά μηνύματα, άλλα απ΄την άλλη παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο για τα σύνθετα κλινικά μηνύματα.

Ανάγκη για έναν επιβλέποντα της διαδικασίας:

Ανάθεση σε ένα πρόσωπο να επιβλέπει, συνεχώς και συνολικά, τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας. Αλλιώς, υπάρχει ο κίνδυνος της  απόκλισης από τα αναμενόμενα.

Ανταλλαγή εμπειριών με άλλους υλοποιητές της v3:

Η ανταλλαγή εμπειρίων με άλλους υλοποιήτες ή παράγοντες της έκδοσης, είναι ένα ζήτημα που μπορεί να γλιτώσει τους χρήστες από περιττά έξοδα. Οι συγγενείς προς το HL7 οργανισμοί, προσφέρουν μια πλατφόρμα για τη δημιουργία ενός τέτοιου forum.

### Development Issues

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική της υλοποίησης.

Δημιουργία περιπτώσεων χρήσης (site-specific use-cases) και storyboards:

Πριν την επιλογή των HL7 v3 artifacts που πρόκειται να υλοποιηθούν, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση όλων των ροών και των κανόνων εργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με τη μορφή αδόμητων παραδειγμάτων των ήδη υπάρχοντων δεδομένων που θα μεταδοθούν. Αυτά με τη σειρά τους μπορούν να ενταχθούν στα HL7 v3 artifacts. To mapping ανάμεσα στα business-events και τα HL7-events είναι συνήθως μία ένα-προς-ένα αναλογία. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε υλοποίηση, αφού διεξάγει την ανάπτυξη των εφαρμογών και των συνόδων. (Actors: business experts, domain experts, messaging specialists και software architects).

Δεν πρέπει να υπάρχει φυσική υποστήριξη της HL7 version 3 στην ίδια την εφαρμογή:

Σ’ αυτό το σημείο εμπλέκονται τα specifications. Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιμο να προστεθεί ένα στρώμα abstraction, με τη μορφή ενός ενδιάμεσου XML based format, και να ενταχθεί στα HL7 v3 artefacts. Η δομή αυτής της φόρμας θα πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή για την ενοποίηση της εσωτερικής βάσης δεδομένων με το μοντέλου που χρησιμοποιείται από τα CDA/Clinical statements. Διαφορετικά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα third-party broker που αποκρύπτει την πολυπλοκότητα της HL7 v3 πίσω από ένα εύχρηστο API. Σ’ αυτή την περίπτωση το API λειτουργεί ως "intermediate format".

Υποστήριξη OIDs/UUIDs μέσω της εφαρμογής:

Δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο mapping local codes σε άλλα σετ κωδικών, μέσα στο στρώμα συγχώνευσης (integration layer). Τα OIDs/UUIDs πρέπει να υποστηρίζονται από τη βάση δεδομένων της κεντρικής εφαρμογής. Τα OIDs/UUIDs είναι καινούρια για τους περισσότερους υλοποιητές και ενδέχεται να έχουν μεγάλη επίδραση στην εφαρμογή.

Δεν πρέπει να υπονοείται ότι το mapping από την v2 στην v3 μπορεί να γίνει στο στρώμα συγχώνευσης (integration layer):

Αν η εφαρμογή που χρησιμοποιεί κάποιος υποστηρίζει ήδη την HL7 v2, η συγχώνευση των HL7 v2-v3 από την άποψη του mapping, είναι προβληματική. Το κύριο πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το mapping (παρόλο που η HL7 v3 είναι πολύ πιο λεπτομερής από την HL7 v2), αλλά η συμπεριφορά της εφαρμογής. Αυτό είναι κατά βάση ένα θέμα ροής της διαδικασίας. Η δυναμική συμπεριφορά και τα trigger events στις V2 και V3 είναι επαρκώς διαφορετικά τόσο, ώστε η εφαρμογή θα χρειαστεί να κάνει το mapping πάνω σ’ αυτά με διαφορετικό τρόπο.

Αν μια εφαρμογή πρέπει να υποστηρίξει τόσο την HL7 v3 όσο και την  HL7 v2, τότε χρειάζεται να δημιουργηθεί μια νέα φόρμα επικοινωνίας για τα μηνύματα/κείμενα της HL7 v3 και να την χρησιμοποιεί παράλληλα με την φόρμα επικοινωνίας της HL7 v2.

Πολλαπλή υποστήριξη εκδόσεων στην εφαρμογή:

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών εκδόσεων των μοντέλων. Κάτι τέτοιο δεν πρέεπει να συμβαίνει μονο σε επίπεδο μετατροπών στο ενδιάμεσο XML based format, αλλά και στο επίπεδο της δομής της βάσης δεδομένων και της λειτουργικότητας της εφαρμογής. Η δημιουργία εφαρμογών που μπορούν εύκολα να αλλαζουν ή να αναβαθμίζονται, κρίνεται αναγκαία.

Υιοθέτηση μοντέλων τύπου-HL7 v3 εντός της εφαρμογής:

Αναγκαία κρίνεται η δημιουργία ενός στατικού μοντέλου για την βάση δεδομένων. Εξάλλου, αυτός είναι ο λόγος της επικοινωνίας που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Το φυσικό μοντέλο δεδομένων της εφαρμογής μας θα πρέπει να ακολουθεί τα HL7 μοντέλα. Αυτό δε σημαίνει πως κάποιος πρέπει να υλοποιεί τα RIM ή τα v3 μοντέλα ως δομές βάσης δεδομένων (αν και μπορεί να ενεργήσει έτσι, επιλεκτικά). Στην πραγματικότητα είναι απίθανο η αρχιτεκτονική ενδολειτουργίας (interoperability) να είναι άμεσα κατάλληλη για χρήση ως αρχιτεκτονική εφαρμογής, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή και αμοιβαία σταθερή σχέση μεταξύ τους. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου mapping από το φυσικό μοντέλο δεδομένων πάνω στο λογικό μοντέλο δεδομένων (π.χ. D-MIM, R-MIM), και από τα triggers που χρησιμοποιεί η εφαρμογή πάνω σ’ αυτά που χρησιμοποιούν οι σύνοδοι (interfaces).

Υιοθέτηση ενιαίων Identification schemes:

Ο στόχος είναι να μπορεί να χρησιμοποιείται ένα identification scheme διαχρονικά, για την αναγνώριση των οντοτήτων-κλειδιών (key entities), όπως ασθενών, παραγόντων, οργανισμών. Κάτι τέτοιο μπορεί να απαιτεί τη χρήση (διεθνών) αναγνωρίσεων ως primary keys, χωρίς την απόδοση συγκεκριμένων application identifiers σ’ αυτές τις οντότητες.

Τα default message(fragments) δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως σταθερά αντικείμενα (persistent objects):

Ένα default Message(fragment) είναι μεταφερόμενο από τη φύση του και όχι ένα σταθερό τμήμα δεδομένων. Ένα message(fragment) πρέπει να επεξεργάζεται ως σταθερό αντικείμενο, αν και μόνο αν, οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του ορίζουν ότι όλες οι πλευρές επικοινωνίας πρέπει να επεξεργαστούν συγκεκριμένες κατηγορίες των message(fragments) ως σταθερά αντικείμενα (π.χ. χρήση των Clinical Statement Patterns στο Αγγλικό NHS).

Η περίπτωση όπου μια εφαρμογή εγκρίνει τα δεδομένα σε ένα μήνυμα ως σταθερά ενώ μια άλλη όχι, πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. Αν τα περιεχόμενα ενός μηνύματος αντιμετωπίζονται ως μη σταθερά (non-persistent), τότε αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σημασιολογικά από το σύστημα του παραλήπτη και να εισαχθεί στις κατάλληλες δομές δεδομένων της εφαρμογής. Εδώ, αξίζει να ασημειώσουμε ότι πιθανότατα θα υπάρχει ανάγκη στο άμεσο μέλλον για versioning των δεδομένων.

Η λήψη artefacts είναι πόλυ πιο δύσκολη από την απόστολή τους:

Η λήψη των semantics, ειδικά όσον αφορά στα Clinical Statement based HL7 v3 artefacts, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Είναι αναγκαία η διασφάλιση λεπτουμερούς specification και πολλών παραδειγμάτων από την πλευρά του αποστολέα.

Καταγραφή (Logging) των μεταδόσεων:

Είναι κρίσιμη η ύπαρξη, τόσο στη λήψη όσο και στην απόστολή, ενός στιβαρού συστήματος καταγραφής, που κραταεί τα πάντα σε αρχείο (συμπεριλαμβανομένων wrappers κλπ).

Επανεκκίνηση της διαδικασίας αν η αποστολή μηνύματος αποτύχει:

Αν μια διαδικασία (σε πραγματικό χρόνο) αποτύχει, πρέπει να επανεκκινείται το μήνυμα και η διαδικασία. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ρωτάται ο χρήστης για την επανάληψη της ενέργειας αργότερα. Για την επίτευξη του πάραπάνω, είναι χρήσιμη μια μέθοδος έμπιστης ακολουθιακής μεταφοράς, προς  ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στη διαδικασία.

Έλεγχος του συγχρονισμού των δεδομένων:

Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ο συγχρονισμός των δεδομένων. Αυτό απαιτεί την υποστήριξη από διάφορες μεθόδους συγχρονισμού στο HL7 (snapshot, update mode). Για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα  updates από όλες τις πλευρές και να παρακολουθούνται τα queries, γεγονός που διασφαλίζει στο χρήστη ότι κατέχει τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

### Framework Issues

Με τον όρο «Framework» ορίζουμε το σετ των μηνυμάτων και των δομικών  specifications, αλλά και των κανόνων εργασίας, που προσδιορίζονται στο σώμα της εσώτερικής δομής του οργανισμού, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν το English NPfIT Program, ή το Dutch National Infrastructure. Το Framework είναι κατα βάση κάποιοι οδηγοί υλοποίησης (Implementation Guides) που παρουσιάζουν το HL7 standard  από την οπτική γωνία συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης του Framework.

Κατανόηση της αρχιτεκτονικής και της ροής μηνυμάτων του Framework:

Πρέπει να διασφαλιστεί απο την πλευρά των χρηστών, η κατανόηση της αρχιτεκτονικής, των κανόνων εργασίας και της ροής των μηνυμάτων, όπως αυτά ορίζονται στο Framework.

Η σύμβαση με ένα Framework έχει επιπτώσεις στα εσωτερικά interfaces :

Οι εφαρμογές που άπτονται του HL7 υποχρεώνονται να υποστηρίζουν τα  business models όπως αυτά προσδιορίζονται στο Framework. Έτσι, το Framework ασκεί μεγάλη επιρροή στα interfaces της HL7 version 2 (και άλλων) στα πλαίσια ενός προτύπου. Τα interfaces της HL7 version 2 ενδέχεται να εξακολουθούν να έχουν ισχύ και σε μελλοντικές υλοποιήσεις. Υπάρχει η απαίτηση για περισσότερη αυστηρότητα στη χρήση της HL7 v2, αφού η HL7 v3 είναι πολύ πιο πλούσια σε περιεχόμενο.

Αποφυγή του "lock-in" της εφαρμογής σε ένα ξεχωριστό VPN:

Η επικοινωνία εντός του οργανισμού (Intra-organizational communication) απαιτεί ένα ασφαλές περιβάλλον. Για την  εγγύηση αυτής της προϋπόθεσης ένα Framework πρέπει να ορίζει όλες τις επικοινωνίες που πρέπει να διεξαχθούν με τη χρήση ενός συγκεκριμένου δικτύου VPN. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τη ανάγκη να υπάρχει πρόσβαση σε ένα συνεργαζόμενο δίκτυο (ή πρόσβαση στο διαδίκτυο γενικά), π.χ. για παραγγελία προμηθειών. Τέτοια ζητήματα οφείλει να λύσει ο οργανισμός κατά τη δημιουργία του Framework.

Μεγιστοποίηση της χρήσης των registries:

Αν η αρχιτεκτονική του Framework περιέχει registries για ασθενείς, παροχείς περιθαλψης ή λεπτομέριες ασφάλισης, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση τους πριν περιληφθούν σε μηνύματα που πρόκειται να σταλούν ή σε άλλα documents.

Ενημέρωση για θέματα ασφάλειας:

Για πολλούς IT παράγοντες στο χώρο της ιατρικής περίθαλψης, οι απαιτήσεις ασφάλειας αποτελούν ένα καινούριο ζήτημα. Έτσι, κρίνεται αναγκαία η εξοικίωση με θέματα ασφάλειας του Framework, καθώς και με άλλα standards κοινής χρήσης σ’ αυτό το πεδίο.

Υποστήριξη πολλών εκδόσεων των interactions:

Είναι πιθανό το Framework κατά καιρούς να παράγει νέες εκδόσεις των υπαρχόντων interactions. Κατα τη διάρκεια μιας μεταβατικής φάσης, μια εφαρμογή θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει τις διαφορετικές εκδόσεις ενός interaction. Ακόμη, η διαδικασία που άπτεται των διαφορετικών εκδόσεων μιας interaction ενδέχεται να διαφέρει σε κάποιο βαθμό.

# Συμπεράσματα

Από τα στοιχεία που δόθηκαν στο τμήμα της σύγκρισης γίνεται προφανές ότι οι δύο εκδόσεις έχουν σημαντικές διαφορές, με κυριότερη εκείνη της φιλισοφίας τους. Τελικά, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η V2 του HL7 εκπλήρωσε το στόχο που οδήγησε στη δημιούργια της, αφού έδωσε μια κατά 80 τοις εκατό λύση στα κλινικά προβλήματα με έναν ευέλικτο τρόπο χρήσης μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας. Αρχικός στόχος του οργανισμού ήταν η αποδοχή του προτύπου από ένα δικτυακό περιβάλλον το γρηγορότερο δυνατόν. Έτσι, στις πρώιμες εκδόσεις της V2 λίγα πράγματα ήταν σαφώς καθορισμένα λόγω των συνθηκών. Όσο πιο ευέλικτο και ασαφές ήταν το πρότυπο, τόσο πιο έυκολο ήταν να το υιοθετήσουν οι εφαρμογές και τόσο πιο δύσκολα θα το απέρριπταν ως ανέφικτο. Απ’ την άλλη πλευρά, η V3 εξαρχής υποσχεται να είναι ένας καινούριος κόσμος με το «90 τοις εκατό ή περισσότερο» του interface προσδιορισμένο. Η πρωταρχική αξία στο καινούριο πρότυπο θα είναι ένα μοναδικό μοντέλο δεδομένων, σαφείς ορισμοί και περισσότερες περιπτώσεις χρήσης, στοιχεία που δίνουν τη δυνατότητα για λιγότερη ευελιξία στα ξεχωριστά τμήματα των μηνυμάτων. Με αυτή την έννοια, το αυστηρό πρότυπο υπόσχεται «ευκολότερα» interfaces στο χρήστη.

# Αναφορές

[1]HL7 Stardard

[2]Gunther Schadow

Regenstrief Institute for Health Care

19 October, 1999

[3]“The HL7 Evolution”

Comparing HL7 Version 2 to Version 3, including a History of Version 2

2006 NeoTool, LLC

[4]Ringholm whitepaper

“Navigating the pitfalls: Implementing HL7 version 3”

[5]NHS IT Standards Handbook (Part 2)

Chapter 225 – HL7

[6] Meyer, C. McKesson HBOC. Health Level Seven Version 3 and XML. WEDI Technology Forum, Chicago, IL. Aug 23, 2000.  Available at: http://www.HL7.org.  Accessed December 15, 2003.