|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Χρήστος Ν. Καψάλης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάρτιος 2008

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Χρήστος Ν. Καψάλης

Καθηγητής

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 18η Μαρτίου 2008.

Αθήνα, Μάρτιος 2008

...................................

Μαρία Β. Λάμπρου

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Μαρία Β. Λάμπρου
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το καθηγητή μου κ. Χρήστο Καψάλη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με την ανάθεση της διπλωματικής εργασίας, δίνοντας μου έτσι τη δυνατότητα να ασχοληθώ με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα.  Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες  μου στην υποψήφια διδάκτωρ Χρυσάνθη Χουντάλα για την άριστη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, καθώς και για την υπομονή και καθοδήγηση της κατά τη διάρκεια εκπόνησης  της εργασίας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τους φίλους μου που όλα αυτά τα χρόνια με την αγάπη και την ενθάρρυνση τους με στήριξαν με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Περίληψη

Η αυξανόμενη χρήση συσκευών εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και η γενική ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην υγεία δημιούργησε την ανάγκη για τη πραγματοποίηση μελετών με αντικείμενο την επίδραση της ακτινοβολίας στον εγκέφαλο. Η κατανόηση των λειτουργιών του εγκεφάλου περιλαμβάνει μια πρόκληση για τους επιστήμονες. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), δηλ. η καταγραφή των ηλεκτρικών σημάτων του εγκεφάλου, είναι ο κύριος μη επεμβατικός  τρόπος για την απόκτηση πληροφοριών σχετικών με τις  λειτουργίες του εγκεφάλου. Είναι προφανές ότι η ακριβής καταγραφή των σημάτων του εγκεφάλου είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάλυση.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η επεξεργασία των εγκεφαλικών σημάτων με τη χρήση των wavelets υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Αρχικά παρουσιάζονται ορισμένα γενικά στοιχεία της εγκεφαλικής νευροφυσιολογίας. Παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργία του εγκεφαλογράφου και ο τρόπος καταγραφής του ηλεκτρικού εγκεφαλικού σήματος. Αναπτύσσονται τα κύρια χαρακτηριστικά του,  όπως οι φασματικές συνιστώσες και οι βασικές κορυφώσεις των προκλητών δυναμικών σε σχέση με το χρόνο (συντελεστές εγκεφαλικών προκλητών δυναμικών) καθώς δίνονται οι ορισμοί τους και ο τρόπος μέτρησης τους.

Έπειτα περιγράφεται η πειραματική διάταξη και η πειραματική διαδικασία για τη καταγραφή των εγκεφαλικών σημάτων παρουσία και μη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από μια σειρά μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί από επιστήμονες τα τελευταία  χρόνια πάνω στο αντικείμενο των  εφαρμογών των wavelets στην εγκεφαλογραφία και δίνεται εν συνεχεία  όλο το θεωρητικό υπόβαθρο για τα wavelets

Τέλος 	πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων η οποία περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την ανάλυση με τη μέθοδο του μετασχηματισμού wavelet και σε δεύτερη φάση τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη χρήση κατάλληλου προγράμματος. Έτσι καταλήγουμε σε μια σειρά από συμπεράσματα σχετικά με  τις επιδράσεις της ακτινοβολίας στο εγκεφαλικό σήμα ή την αλληλεπίδραση της με άλλους παράγοντες όπως το φύλο ή το είδος του ερεθίσματος.

Λέξεις Κλειδιά: εγκεφαλικό σήμα, μετασχηματισμός wavelet, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, πρώιμα δυναμικά

Abstract

The increasing use of appliances with emission of electromagnetic energy and the general concern about their possible health effects, created the need for the realisation of studies concerning the effects of radiation ιn the brain. The comprehension of brain functions comprises a challenge for the scientists. The electroencephalogram (EEG), i.e. the recording of the brain electrical signals, is the main way of getting information about the brain functions non- interventionally. It is obvious that the accurate recording of the brain signals is necessary for further analysis.

The main objective of the present thesis is the process of brain signals under the influence of electromagnetic radiation using the wavelet transformation. Initially, some basic aspects of brain neurophysiology along with the basic function of the electroencephalogram are presented. The next step is the development of the main characteristics of the brain electrical signal, such as the spectral components and the basic spikes of evoked related potentials.

Following, the experimental provision and the experimental process are described. Moreover, the conclusions from a line of studies that has been released by scientists in the past few years concerning the wavelet applications in the encephalography are presented and all the theoretical background for wavelets is also given. The experimental systems were subjected to electromagnetic compatibility tests in order to analyze the interference that some types of radiation signals may cause to the measurements that represent the brain signal.

At last, the data wavelet transformation and their statistical analysis revealed the effects of radiation or the interaction of other factors with the radiation on the brain signal such as the gender or the stimuli used.

Key words: brain signal, wavelet transformation, electromagnetic radiation, electroencephalogram (EEG), event related potentials (ERPs)

Πίνακας Περιεχομένων

1 Εισαγωγή	15

1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής	15

1.2 Δομή	16

2  Φυσιολογία εγκεφάλου, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα  και εγκεφαλικό σήμα	17

2.1 Στοιχεία Νευροφυσιολογίας	17

2.2  Συνδεσιμότητα	19

2.3 Τύποι νευρώνων	21

2.4 Είδη σημάτων	22

2.5 Λειτουργία του εγκεφαλογράφου	24

2.6 Χαρακτηριστικά του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος	28

2.7 Βιωματικά δυναμικά του εγκεφάλου	31

2.7.1 Ορισμοί και κατηγορίες των βιωματικών δυναμικών	31

2.7.2 Έρευνα βιωματικών δυναμικών στην ψυχιατρική και τη νευρολογία	32

3 Πείραμα	37

3.1  Εισαγωγή	37

3.2 Πειραματική διάταξη	38

3.3 Πειραματική διαδικασία	41

4 Εφαρμογές της μεθόδου wavelet στην εγκεφαλογραφία	45

4.1 Η εφαρμογή της μεθόδου wavelet	45

5 Η θεωρία των wavelets	53

5.1 Εισαγωγή	53

5.2 Ιστορική Ανασκόπηση	56

5.3 Μαθηματικοί Ορισμοί	58

5.3.1 Διανύσματα Βάσης	58

5.3.2	Μετασχηματισμός Fourier	59

5.3.3 Short Term Fourier Transformation - STFT	65

5.3.4 Wavelet Transformation	66

5.3.4.1 Αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg	67

5.3 Continuous Wavelet Transformation – CWT	70

5.4 Wavelet Series	72

5.5 Discrete Wavelet Transformation	74

5.6 Inverse Discrete Wavelet Transformation (IDWT) – Wavelet Ανακατασκευή	78

5.7 2-Dimensional Discrete Wavelet Transformation (2-D DWT)	80

6 Επεξεργασία των μετρήσεων	85

6.1 Γενικά	85

6.2 Μέτρηση των βιωματικών δυναμικών	86

6.3 Ά Μέρος της επεξεργασίας-Ανάλυση με το μετασχηματισμό wavelet	88

6.3.1 Υψηλός  τόνος	89

6.3.1.1 Ανδρικό φύλο (βήτα συχνοτική ζώνη)	89

6.3.1.2 Γυναικείο φύλο (βήτα συχνοτική ζώνη)	90

6.3.1.3 Ανδρικό φύλο (άλφα συχνοτική ζώνη)	90

6.3.1.4 Γυναικείο φύλο (άλφα συχνοτική ζώνη)	91

6.3.1.5 Ανδρικό φύλο (θήτα συχνοτική ζώνη)	91

6.3.1.6 Γυναικείο φύλο (θήτα συχνοτική ζώνη)	92

6.3.2 Χαμηλός τόνος	92

6.2.2.1 Ανδρικό φύλο (βήτα συχνοτική ζώνη)	92

6.3.2.2 Γυναικείο φύλο (βήτα συχνοτική ζώνη)	93

6.3.2.3 Ανδρικό φύλο (άλφα συχνοτική ζώνη)	93

6.3.2.4 Γυναικείο φύλο (άλφα συχνοτική ζώνη)	94

6.3.2.5 Ανδρικό φύλο (θήτα συχνοτική ζώνη)	94

6.3.2.6 Γυναικείο φύλο (θήτα συχνοτική ζώνη)	95

6.4 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων – Ά μέρος	95

6.5 ΄Β  Μέρος επεξεργασίας – Στατιστική ανάλυση	95

6.5.1 Υψηλός  τόνος	96

6.5.2 Χαμηλός  τόνος	104

6.6 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων – ΄Β μέρος	111

6.6.1 Υψηλός τόνος	113

6.6.2 Χαμηλός τόνος	114

6.7 Συμπεράσματα και μελλοντικές προεκτάσεις	115

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	117

# 1                                                                                   Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη για τη πραγματοποίηση μελετών σχετικά με τις επιδράσεις της ακτινοβολίας στον εγκέφαλο. Αυτό οφείλεται στην ολοένα αυξανόμενη ανησυχία λόγω της εκτεταμένης χρήσης πηγών μικροκυματικής ακτινοβολίας  και της αλματώδης ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών και των ασύρματων δικτύων. Σε αυτή τη κατεύθυνση έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από μελέτες από επιστήμονες οι οποίοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της πολυετής έρευνας σε ανατομικό και κυτταρικό επίπεδο οδηγήθηκαν σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα σε αυτό το τομέα.

## 1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής

Η παρούσα διπλωματική έχει στόχο την επεξεργασία των εγκεφαλικών σημάτων με τη χρήση των wavelets υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν οι παράμετροι και παρουσιάσθηκαν οι κατάλληλες πειραματικές διατάξεις για την καταγραφή εγκεφαλικών σημάτων παρουσία Η/Μ ακτινοβολίας. Έγινε επεξεργασία των δεδομένων, που συνελέγησαν από τις πειραματικές μετρήσεις, με τη τεχνική της ανάλυσης του μετασχηματισμού wavelet. Τα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας αναλύθηκαν στατιστικά και προέκυψαν κάποια συμπεράσματα, με βάση τα συγκεκριμένα πειράματα, για τους παράγοντες που εμπλέκονται στην επίδραση της ακτινοβολίας στα εγκεφαλικά σήματα. Το στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση αφορά μια προεργασία των δεδομένων έτσι ώστε να καταλήξουν στη κατάλληλη μορφή πριν την επεξεργασία με τη μέθοδο των wavelets. Συγκεκριμένα αρχικά πραγματοποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού των μέσων όρων και στη συνέχεια εφαρμόσθηκε ο διακριτός μετασχηματισμός wavelet (Discrete Wavelet Transform (DWT)). Το σήμα διαχωρίστηκε σε διαφορετικές συχνοτικές ζώνες με διαφορετικές αναλύσεις. Τελικά υπολογίστηκε η συνολική ενέργεια για κάθε χρονική στιγμή και έγινε μια εκτίμηση των ενεργειών σε χρονική βάση όπου για κάθε συχνοτική ζώνη (δ, θ, α, β, γ) υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των ενεργειών.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Συγκεκριμένα τα δεδομένα αναλύθηκαν ανεξάρτητα από κάθε είδος ερεθίσματος και για κάθε συχνοτική ζώνη. Οι ενέργειες των 15 ηλεκτροδίων υποβλήθηκαν σε ΑΝΟVA όπου τέθηκαν δυο ανεξάρτητοι παράγοντες : η πειραματική συνθήκη (με ή χωρίς ακτινοβολία) και το φύλο (άνδρες-γυναίκες). Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η δομή της διπλωματικής

## 1.2 Δομή

Η διπλωματική εργασία είναι οργανωμένη σε 6 κεφάλαια

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια γενική εισαγωγή στο αντικείμενο και τους στόχους της εργασίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα γενικά στοιχεία της εγκεφαλικής νευροφυσιολογίας. Παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργία του εγκεφαλογράφου και ο τρόπος καταγραφής του ηλεκτρικού εγκεφαλικού σήματος. Αναπτύσσονται τα κύρια χαρακτηριστικά του,  όπως οι φασματικές συνιστώσες και οι βασικές κορυφώσεις των προκλητών δυναμικών σε σχέση με το χρόνο (συντελεστές εγκεφαλικών προκλητών δυναμικών) καθώς δίνονται οι ορισμοί τους και ο τρόπος μέτρησης τους.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η πειραματική διάταξη έτσι όπως πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Αιγινήτειου νοσοκομείου για τη καταγραφή των εγκεφαλικών σημάτων παρουσία και μη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Επίσης περιγράφεται αναλυτικά η πειραματική διαδικασία όπως πραγματοποιήθηκε για 20 υγιή άτομα

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται  μια βιβλιογραφική παρουσίαση ορισμένων εφαρμογών των wavelets στην εγκεφαλογραφία. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από μια σειρά μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί από επιστήμονες τα τελευταία  χρόνια πάνω στο σχετικό αντικείμενο.

Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνεται όλο το θεωρητικό υπόβαθρο σε ότι αφορά 	τα wavelets. Για την ακρίβεια παρουσιάζεται όλο το θεωρητικό και μαθηματικό υπόβαθρο της μεθόδου επεξεργασίας με wavelets το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη κατανόηση βασικών εννοιών.

Το έκτο κεφάλαιο αφορά την επεξεργασία των δεδομένων και συγκεκριμένα του τμήματος των προκλητών δυναμικών και είναι χωρισμένη σε δυο φάσεις : η πρώτη αφορά την ανάλυση με τη μέθοδο wavelet και η δεύτερη αποτελεί τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη χρήση κατάλληλου προγράμματος. Στη συνέχεια αφού γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί ο σχολιασμός τους . Τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη παρούσα διπλωματική καθώς και οι πιθανές μελλοντικές της προεκτάσεις.

# 2                                                                                          Φυσιολογία εγκεφάλου, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα                             και εγκεφαλικό σήμα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ορισμένα γενικά στοιχεία της εγκεφαλικής νευροφυσιολογίας. Παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργία του εγκεφαλογράφου και ο τρόπος καταγραφής του ηλεκτρικού εγκεφαλικού σήματος. Αναπτύσσονται τα κύρια χαρακτηριστικά του,  όπως οι φασματικές συνιστώσες και οι βασικές κορυφώσεις των προκλητών δυναμικών σε σχέση με το χρόνο (συντελεστές εγκεφαλικών προκλητών δυναμικών) καθώς δίνονται οι ορισμοί τους και ο τρόπος μέτρησης τους.

## 2.1 Στοιχεία Νευροφυσιολογίας

Η βασική μονάδα του νευρικού συστήματος είναι το νευρικό κύτταρο ή αλλιώς νευρώνας. Με τον όρο νευρώνας ορίζουμε το κύτταρο που αποτελεί δομικό μέρος του νευρικού συστήματος. Κάθε νευρώνας αποτελείται από ένα κυτταρικό σώμα, που περιλαμβάνει τον πυρήνα και μεγάλο αριθμό οργανιδίων, και από διακλαδώσεις που ονομάζονται "δενδρίτες" και συλλέγουν τα σήματα που στέλνονται στο κύτταρο. Υπάρχει επίσης μια άλλη νευρωνική ίνα, ο "άξονας", επιμήκης αποφυάδα που μεταδίδει παλμούς με αφετηρία το κυτταρικό σώμα.

Οι άξονες των κυττάρων του περιφερειακού νευρικού συστήματος καλύπτονται από ένα μυελώδες έλυτρο, προστατευτικό περίβλημα, που σχηματίζεται από μια μεγάλη αλυσίδα κυττάρων Σβαν (Schwann): το σύστημα αυτό διασφαλίζει την διάδοση των ηλεκτρικών παλμών (Spike) κατά μήκος του άξονα, με ταχύτητα περίπου 100 μ./δευτ. Ο αριθμός των spikes ανά δευτερόλεπτο (Fi=Spike/s) ορίζεται ως η "συχνότητα κένωσης" ή συχνότητα νεύρωσης του νευρώνα. Οι ηλεκτρικοί παλμοί (spikes) προκαλούνται από έναν μηχανισμό πόλωσης και αποπόλωσης της μεμβράνης του νευρώνα.

Σχήμα 1 : Διάγραμμα ενός τυπικού νευρώνα

Οι νεύρωνες αποτελούνται από : το κυρίως σώμα (cell body),  τους δενδρίτες (dendrites), τον άξονα (axon) και τις απολήξεις του άξονα (axon terminal).

Το Σώμα είναι το μεγαλύτερο κεντρικό τμήμα του κυττάρου  μεταξύ των δενδριτών και του νευροάξονα

Ο Νευράξονας, που ονομάζεται και νευρίτης, είναι μια λεπτή, σαν καλώδιο απόφυση που μπορεί να είναι μέχρι και δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη σε μήκος από τη διάμετρο του σώματος. Αυτή η δομή μεταφέρει τα νευρικά σήματα από τον νευρώνα. Κάθε νευρώνας διαθέτει μόνο ένα άξονα, αλλά αυτός ο άξονας μπορεί να διακλαδίζεται έντονα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η επικοινωνία με πολλά κύτταρα-στόχους. Συγκεκριμένα οι νευρικές ώσεις του κυτταρικού σώματος οδεύουν κατά μήκος του άξονα κατευθυνόμενες προς την απόληξή του. Οι άξονες καταλήγουν στην προσυναπτική μεμβράνη που συμμετέχει στο σχηματισμό της σύναψης, της περιοχής δηλαδή όπου έρχεται ο νευρώνας σε ηλεκτροχημική επαφή με άλλους νευρώνες για να τους μεταδώσει σήματα. Το τμήμα του άξονα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σώμα του κυττάρου, μαζί με το μέρος του κυττάρου όπου γίνεται η σύνδεση ονομάζεται αρχικό τμήμα. Μέσω αυτού άγονται ηλεκτρικά σήματα, που διαδίδονται μακριά από το κύτταρο, κατά μήκος του άξονα. Οι άξονες αποτελούν τις αρχικές γραμμές μετάδοσης του νευρικού συστήματος. Οι μεμονωμένοι άξονες είναι μικροσκοπικοί στη διάμετρο - περίπου ένα μικρόμετρο (1μm) - αλλά μπορούν να επεκταθούν σε μεγαλύτερα μήκη (> 1mm). Παραδείγματος χάριν οι πιο μεγάλοι άξονες στο ανθρώπινο σώμα, είναι εκείνοι του ισχιακού νεύρου, οι οποίοι ξεκινούν από τη βάση της σπονδυλικής στήλης φτάνοντας ως το μεγάλο δάκτυλο κάθε ποδιού. Αυτές οι μονοκύτταρες ίνες του ισχιακού νεύρου μπορούν να εκταθούν ως το1 μέτρο μήκος ή ακόμα και περισσότερο.

Οι δενδρίτες είναι σχετικά κοντές διακλαδιζόμενες κυτταρικές προεξοχές ή αποφυάδες. Αυτοί βρίσκονται σε επαφή μέσω των συνάψεων με τις απολήξεις διαφόρων αξόνων, που προέρχονται από γειτονικούς ή απομακρυσμένους νευρώνες. Οι δενδρίτες, μέσω των μετασυναπτικών μεμβρανών, συλλέγουν τα σήματα που εκπέμπονται από τις αξονικές απολήξεις και τα μεταδίδουν στο αντίστοιχο κυτταρικό σώμα του νευρώνα στον οποίο ανήκουν.

Ο κάθε νευρώνας έχει πολλούς δενδρίτες με πολλές διακλαδώσεις. Αυτές οι δομές αποτελούν το δίκτυο με το οποίο ο νευρώνας προσλαμβάνει σήματα από άλλα κύτταρα. Τα κύματα αυτά φτάνουν στους δενδρίτες του κάθε νευρικού κυττάρου από νευρίτες (έναν ή περισσότερους) άλλων νευρικών κυττάρων. Με τον τρόπο αυτό συνδέονται, διακλαδίζονται και συνεργάζονται μεταξύ τους τα νευρικά κύτταρα, κατά ομάδες, για να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν, τη διάδοση των ερεθισμάτων από την περιφέρεια προς το κέντρο (εγκέφαλο) και το αντίστροφο.

Οι απολήξεις του άξονα είναι υπεύθυνες για τη μεταβίβαση χημικών σημάτων από τους νευρώνες. Οι άξονες μερικών νευρώνων καλύπτονται από μυελίνη (myelin), μια λιπώδη μεμβρανική θήκη, η οποία σχηματίζεται από κύτταρα στήριξης, που περιελίσσονται γύρω από τον άξονα. Κατά μήκος των νευρικών ινών εμφανίζονται, σε ίσα διαστήματα, κενά στη θήκη, γνωστά ως κόμβοι του Ranvier (Node of Ranvier), τα οποία επιτρέπουν έναν ιδιαίτερα γρήγορο τρόπο ηλεκτρικής διάδοσης που ονομάζεται αναπήδηση

Τόσο ο νευράξονας όσο και οι δενδρίτες έχουν τυπικό μέγεθος γύρω στο 1 μm, ενώ το Σώμα είναι γύρω στα 25 μm, όχι πολύ μεγαλύτερο από τον πυρήνα που περιέχει. Ο νευράξονας ενός κινητικού νευρώνα μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 1 μέτρο σε μήκος, συνδέοντας, για παράδειγμα, τη βάση της σπονδυλικής στήλης με τα δάχτυλα των ποδιών.

Ο αριθμός των νευρικών κυττάρων είναι τεράστιος και είναι αδύνατο να μετρηθεί, ούτε να υπολογιστεί ακριβώς. Οι παλαιοί ανατόμοι είχαν υπολογίσει ότι στον ανθρώπινο εγκέφαλο υπάρχουν δύο τρισεκατομμύρια νευρώνες

.

## 2.2  Συνδεσιμότητα

Οι Νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους και με άλλους νευρώνες μέσω Συνάψεων. Το σήμα διαδίδεται από τον έναν νευρώνα στον άλλο με τους νευροδιαβιβαστές (βιοχημικοί αγγελιοφόροι). Συνάψεις γενικώς δημιουργούνται μεταξύ των απολήξεων του άξονα του ενός νευρώνα και του κυτταρικού σώματος ή του δενδρίτη του δεύτερου, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των δενδριτών, μεταξύ δενδρίτη και κυτταρικού σώματος ή και μεταξύ δύο απολήξεων αξόνων. Οι συνάψεις είναι κρίσιμης σημασίας για τους βιολογικούς μηχανισμούς που κρύβονται κάτω από την αντίληψη και τη σκέψη. Παρέχουν επίσης τον τρόπο μέσω του οποίου το νευρικό σύστημα συνδέεται και ελέγχει τα άλλα συστήματα του σώματος.

Ειδικότερα έχουμε ότι σύναψη εννοούμε την  εξειδικευμένη επαφή μεταξύ δύο νευρώνων, όπου ο ένας επηρεάζει τη λειτουργία του άλλου. Εκεί πραγματοποιείται η μεταβίβαση της δράσης από την προσυναπτική μεμβράνη στη μετασυναπτική, μέσω της πολύ λεπτής σχισμής που τα χωρίζει, η οποία ονομάζεται συναπτικό χάσμα. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου η σύναψη βρίσκεται πολύ κοντά ή και πάνω στο σώμα ενός νευρώνα και περιπτώσεις όπου σε μία σύναψη συμμετέχουν τρεις νευρώνες ταυτόχρονα, οπότε απολήξεις δύο αξόνων οδεύουν στο ίδιο σημείο ενός δενδρίτη. Ολόκληρος ο νευρώνας μαζί με τον άξονα και τους δενδρίτες καλύπτεται από την κυτταρική μεμβράνη. Η κυτταρική μεμβράνη είναι ουσιαστικά ένα διπλό (διμοριακό) στρώμα από μόρια λιπιδίων, μέσα στο οποίο υπάρχουν τοποθετημένα εγκαρσίως πολλά διαφορετικά είδη πρωτεϊνικών μορίων. Η μεμβράνη έχει πάχος περίπου 8-10nm. Τα λιπίδια του διμοριακού στρώματος είναι κυρίως φωσφολιπίδια, τα οποία αποτελούνται από μια υδρόφιλη κεφαλή, η οποία είναι συνδεδεμένη σε δύο υδρογονανθρακικές αλυσίδες που αποτελούν το υδρόφοβο τμήμα (ουρά) του μορίου. Όταν τα φωσφολιπίδια βρεθούν σε ένα υδατικό μέσο οργανώνονται σε διπολικό στρώμα, έτσι ώστε οι υδροφοβικές ουρές να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερα από το υδατικό μέσο και οι υδρόφιλες κεφαλές τοποθετούνται μεταξύ του ύδατος και των υδρόφοβων ουρών.  Ένα τέτοιο λιπαρό διμοριακό στρώμα είναι ουσιαστικά αδιαπέραστο από τα περισσότερα βιολογικώς ενεργά μόρια, όπως αμινοξέα και σάκχαρα, και επίσης από ιόντα. Η μεμβράνη όμως στην πραγματικότητα είναι ημιπερατή, διότι οι πρωτεΐνες οι ενσωματωμένες στο διμοριακό λιπιδικό στρώμα κάνουν τη μεμβράνη διαπερατή για πολλές ουσίες και είναι υπεύθυνες για τη λειτουργική δραστηριότητα της ζωντανής μεμβράνης. Κάποιες από τις πρωτεϊνες αυτές λειτουργούν ως δίοδοι ιόντων, προσφέροντας το κατάλληλο περιβάλλον ώστε ιόντα, μαζί με τα μόρια νερού που τα ακολουθούν, να διέρχονται από μέσα τους. Αυτές οι δίοδοι έχουν σημαντικότατη σημασία στη λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Μπορούν δε να χωριστούν σε διόδους ελεγχόμενες από τάση, σε χημικά ελεγχόμενες διόδους και σε μη ελεγχόμενες διόδους, δηλαδή αντίστοιχα ιοντικές διόδους που ανοίγουν ή κλείνουν ανάλογα με την τάση που τους επιβάλλεται διαμεμβρανικά, ανάλογα με την παρουσία κάποιων χημικών ουσιών και των χημικών φαινομένων που τις συνοδεύουν ή τέλος διόδους που δεν ελέγχονται από εξωτερικές συνθήκες.

Σχήμα 2: Η υδροφοβική κυτταρική μεμβράνη.

## 2.3 Τύποι νευρώνων

Οι σημαντικότεροι τύποι νευρώνων είναι οι εξής:

- Οι αισθητήριοι νευρώνες (προσαγωγός νευρώνας): συμμετέχουν στη λήψη ερεθισμάτων από το περιβάλλον, μεταφέροντας τις πληροφορίες από τα αισθητήρια όργανα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

- Οι ενδιάμεσοι νευρώνες: στο εσωτερικό του κεντρικού συστήματος, ενσωματώνουν τις πληροφορίες που παρέχουν οι αισθητήριοι νευρώνες και τις μεταδίδουν στους κινητικούς νευρώνες.

- Οι κινητικοί νευρώνες (απαγωγός νευρώνας): μεταφέρουν τα μηνύματα στα δραστικά κύτταρα δηλαδή μεταφέρουν ηλεκτρικά σήματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα προς τους μύες.

- Οι προσαγωγοί νευρώνες, βρίσκονται στη μεγαλύτερη απόσταση από το ΚΝΣ και έχουν υποδοχείς στα άκρα του κυττάρου που επάγουν τα ηλεκτρικά σήματα, αποκρινόμενοι σε διάφορες φυσικές ή χημικές μεταβολές του περιβάλλοντος. Ένας νευρώνας που άγει σήματα προς μια σύναψη ονομάζεται προσυναπτικός, ενώ νευρώνες που άγουν σήματα μακράν από τη σύναψη ονομάζονται μετασυναπτικοί. Η θεμελιώδης διαδικασία που αποτελεί τη βάση για τη συναπτική μετάδοση είναι το δυναμικό δράσης, ένα ηλεκτρικό σήμα διάδοσης που παράγεται χρησιμοποιώντας την ηλεκτρικά ευερέθιστη μεμβράνη του νευρώνα.

## 2.4 Είδη σημάτων

Οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των συναπτικών συνδέσεων. Η επικοινωνία τους επιτυγχάνεται με χημικό τρόπο με την ταχύτατη έκκριση μορίων νευροδιαβιβαστών. Το προ-συναπτικό νευρωνικό κύτταρο (αυτό που απελευθερώνει το νευροδιαβιβαστή) μπορεί να επάγει στο μετα-συναπτικό κύτταρο (το οποίο προσλαμβάνει το νευροδιαβιβαστή) μια ηλεκτρική διέγερση που θα διαβιβαστεί στο αξονικό λοφίδιο ώστε να δημιουργηθεί ένα δυναμικό ενέργειας το οποίο μετά θα διαβιβαστεί ως ηλεκτρική διέγερση κατά μήκος του νευράξονα.

Κατά την άφιξη στην απόληξη του νευράξονα, θα προκληθεί απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή στο συναπτικό κενό. Οι νευροδιαβιβαστές γενικά μπορεί είτε να προκαλέσουν διέγερση είτε να εμποδίσουν τη διέγερση του κυττάρου-στόχου. Το δυναμικό ενέργειας θα παραχθεί στο κύτταρο-στόχο αν τα μόρια του νευροδιαβιβαστή που δρουν στους μετα-συναπτικούς υποδοχείς οδηγήσουν το κύτταρο-στόχο στο να φτάσει τον ουδό πυροδότησής του.

Κατά μήκος της μεμβράνης των κυττάρων διατηρείται, σε κατάσταση ηρεμίας, μια διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού, τέτοια ώστε το εσωτερικό του κυττάρου να βρίσκεται σε αρνητικό δυναμικό ως προς τον εξωτερικό χώρο. Στην περίπτωση των νευρικών και μυϊκών κυττάρων, αυτό το δυναμικό ηρεμίας είναι της τάξης των λίγων δεκάδων mV (( -70 mV) και οφείλεται στην άνιση κατανομή ιόντων μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης, η οποία κατανομή διατηρείται από τη μεταβολική δραστηριότητα του κυττάρου. Αυτό σημαίνει ότι σε κατάσταση ηρεμίας το εσωτερικό του νευρώνα είναι αρνητικά φορτισμένο σε σχέση με το εξωτερικό. Τα δυναμικά τα οποία μετρούμε μεταξύ δύο ηλεκτροδίων στην εξωτερική δερματική επιφάνεια του κεφαλιού οφείλονται ουσιαστικά σε ρεύματα ιόντων διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης των νευρώνων που συμμετέχουν στην εκάστοτε εγκεφαλική διεργασία. Τα ρεύματα αυτά διαχέονται στην περιοχή από τα σημεία δημιουργίας τους έως την εξωτερική δερματική επιφάνεια, διότι ο εγκεφαλικός ιστός, οι μήνιγγες, το κρανίο και το δέρμα άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν δύο είδη διαμεμβρανικής ρευματικής ροής, που σχετίζονται με τη μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών μεταξύ των νευρώνων και προκαλούν τα εξής διαφορετικής φύσης δυναμικά:

α) Δυναμικό Δράσης (action potential): Προκαλείται όταν το διαμεμβρανικό δυναμικό στο σώμα του νευρώνα, ως συνολικό άθροισμα των ερεθισμών που καταφθάνουν από τους δενδρίτες, αλλάξει από την τιμή ηρεμίας και περάσει ένα ορισμένο κατώφλι (συνήθως περίπου -50mV). Τότε συμβαίνει ενεργοποίηση του νευρώνα, αποπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης στη «ρίζα» όπου ο άξονας ξεκινά από το σώμα, και εμφάνιση μιας αιχμής δυναμικού ως τα 30mV, με επακόλουθη επιστροφή στην αρχική κατάσταση ηρεμίας αφού συμβεί επαναπόλωση και υπερπόλωση . Αυτή η κρουστική ώση διαδίδεται ταχύτατα κατά μήκος του άξονα, αναπαράγοντας τον κύκλο πόλωση - αποπόλωση - πόλωση και τη συνακόλουθη ρευματική ροή μέσα και έξω από την κυτταρική μεμβρανών.

Σχήμα 3:Δυναμικό δράσης. Το σχήμα δίνει τη διαφορά δυναμικού ΔV=V (εσωκυτταρικού χώρου) – V (εξωκυτταρικού χώρου) συναρτήσει του χρόνου σε ένα σημείο της μεμβράνης

β) Μετασυναπτικό Δυναμικό (Post Synatic Potential - PSP): Το δυναμικό αυτό εμφανίζεται στη μετασυναπτική μεμβράνη, όταν μεταδοθεί ο ερεθισμός μέσω του συναπτικού χάσματος από την προσυναπτική μεμβράνη, ερεθισμός ο οποίος οφείλεται σε ενεργοποίηση του προσυναπτικού νευρώνα. Έχει πιο συνεχή μορφολογία από τα δυναμικά δράσης, είναι πιο περιορισμένο στο χώρο - αφού εμφανίζεται στην περιοχή της σύναψης - και έχει χαμηλότερη τιμή, διότι η μετασυναπτική μεμβράνη αποπολώνεται ή υπερπολώνεται σε μικρότερο βαθμό από ότι το σώμα του νευρώνα, όπου αθροίζονται όλα τα σήματα τα προερχόμενα από τους δενδρίτες. Όταν έχουμε αποπόλωση το δυναμικό ονομάζεται μετασυναπτικό δυναμικό διέγερσης (excitatory PSP - EPSP), ενώ στην αντίθετη περίπτωση μετασυναπτικό δυναμικό καταστολής ή αναστολής (inhibitory PSP - IPSP), διότι διαδιδόμενο προς το σώμα και αθροιζόμενο με άλλες συνεισφορές από διαφορετικές συνάψεις δεν διευκολύνει ενδεχόμενη αποπόλωση του νευρώνα. Σε μια σύναψη του εγκεφάλου μπορεί να εμφανισθεί συνήθως, είτε μόνο EPSP, οπότε η σύναψη ονομάζεται σύναψη διέγερσης ή διεγείρουσα σύναψη (excitatory synapse), είτε μόνο IPSP, οπότε αυτή ονομάζεται κατασταλτική ή ανασταλτική σύναψη (inhibitory synapse).

Σχήμα 4: Ιοντικές ροές και ρευματική ροή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά τη μετάδοση μιας νευρικής ώσης. Στο Α δείχνονται οι ιοντικές ροές, στο Β το διαμεμβρανικό δυναμικό και στο C οι γραμμές της ιοντικής ροής μεταξύ του αξονικού κυλίνδρου και του περιβάλλοντος χώρου

Το σύνολο των ηλεκτροχημικών επιδράσεων από νευρώνα σε νευρώνα, αθροιζόμενο για όλες τις περιοχές του εγκεφάλου, μέσα από ένα δίκτυο ανεξερεύνητης ακόμη πολυπλοκότητας, δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε εγκεφαλική λειτουργία, της οποίας μόνο μερικώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να μελετήσουμε τις διάφορες διαδικασίες και εκδηλώσεις. Ένα από τα εργαλεία για τη μελέτη αυτή, αποτελεί ακριβώς η Ηλεκτροεγκεφαλογραφία

## 2.5 Λειτουργία του εγκεφαλογράφου

Η λειτουργία του ηλεκτροεγκεφαλογράφου (ΗΕΓ) στηρίζεται στην καταγραφή των διαφορών δυναμικού, οι οποίες παρουσιάζονται πάνω στην εξωτερική δερματική επιφάνεια του ανθρώπινου κρανίου, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του εγκεφάλου.  Το αποτέλεσμα της καταγραφής είναι γνωστό ως εγκεφαλογράφημα (EEG) και αναπαριστά ένα ηλεκτρικό σήμα που είναι το αποτέλεσμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας ενός μεγάλου αριθμού νευρώνων. Το EEG συνδέεται έντονα με την εγκεφαλική δραστηριότητα. Το μετρούμενο μέγεθος είναι τάση (διαφορές δυναμικού) μεταξύ διαφορετικών σημείων του κεφαλιού. Η μέτρηση αυτών των δυναμικών είναι δυνατή επειδή ο εγκεφαλικός ιστός, οι μήνιγγες, το κρανίο και το δέρμα άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα μετρούμενα ηλεκτρικά σήματα είναι ασθενή, από περίπου 1μV ως 100μV. Εξαρχής λοιπόν υπάρχει η απαίτηση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ενίσχυσης των υπό εξέταση σημάτων, και μόνο αυτών, καθώς και της πυκνότερης κάλυψης του κεφαλιού με απαγωγά ηλεκτρόδια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναμένεται ότι θα έχουμε μια ουσιαστική απεικόνιση - αντανάκλαση της εγκεφαλικής δραστηριότητας που θέλουμε να μελετήσουμε.

Το πρώτο στάδιο στην εξαγωγή των σημάτων του ΗΕΓ αποτελούν τα ηλεκτρόδια, οι αισθητήρες του συστήματος, οι οποίοι μετατρέπουν το ρεύμα ιόντων μέσα στο ανθρώπινο σώμα σε ρεύμα ηλεκτρονίων μέσα στα καλώδια, τα οποία μετά οδηγούν αυτό το ρεύμα σε επόμενα στάδια επεξεργασίας. Η επαφή τους με το δέρμα γίνεται μέσω μιας κολλώδους ουσίας ή μέσω ενός μικρού δακτυλιδιού, που από τη μια μεριά προσκολλάται στο δέρμα και από την άλλη στο κυρίως ηλεκτρόδιο . Στα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια, το δέρμα πρέπει να καθαριστεί καλά με οινόπνευμα για να επιτύχουμε  χαμηλή αντίσταση επαφής, κάτω των 5kΩ. Το ηλεκτρόδιο λοιπόν έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με τον υποκείμενο ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται. Έτσι είναι δυνατή η κίνηση ιόντων μέσω του «συνόρου» ηλεκτροδίου - ηλεκτρολύτη μέχρι να επέλθει ισορροπία. Η ισορροπία αυτή είναι συνάρτηση της ιοντικής συγκέντρωσης που υπάρχει στις δύο πλευρές του συνόρου. Δημιουργούνται τελικά δύο φορτισμένα στρώματα στις δύο πλευρές του συνόρου, ένα στη μεταλλική επιφάνεια και ένα πάνω στις υγρές ουσίες γύρω από το ηλεκτρόδιο, εμφανίζοντας έτσι μια διαφορά δυναμικού η οποία εμποδίζει τη συνέχιση της κίνησης των ιόντων, αλλά είναι ταυτοχρόνως ευαίσθητη στις μεταβολές των συγκεντρώσεων των ιόντων. Όταν μέσα στον εγκέφαλο υπάρξει σήμα, δηλ. ροή ιόντων, αυτό θα προκαλέσει μεταβολή της ιοντικής συγκέντρωσης και αυτόματα μεταβολή της διαφοράς δυναμικού των στρωμάτων, άρα και ροή ηλεκτρονίων από την πλευρά του αγώγιμου ηλεκτροδίου. Είναι επιθυμητό η τάση στο «σύνορο» να επηρεάζεται μόνο από ιοντικά ρεύματα του ανθρώπινου κεφαλιού και όχι από θερμοκρασιακές μεταβολές ή μηχανικές μετακινήσεις των ηλεκτροδίων. Αυτό επιτυγχάνεται όταν προσδίδουμε μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων στα ιόντα της συνοριακής περιοχής. Την απαίτηση αυτή ικανοποιούν ηλεκτρόδια αποτελούμενα από το συνδυασμό ενός μετάλλου με το αντίστοιχο άλας του. Ένα από τα συνηθέστερα ηλεκτρόδια είναι αυτό που κατασκευάζεται από άργυρο (Ag) και χλωριούχο άργυρο (AgCl) και χρησιμοποιείται με ηλεκτρολύτη που περιέχει κυρίως ανιόντα χλωρίου (Cl-).

Για την επιλογή των θέσεων του κάθε ηλεκτροδίου πάνω στο κεφάλι έχουν δημιουργηθεί διάφορα πρότυπα, το δημοφιλέστερο εκ των οποίων είναι το Διεθνές Σύστημα 10-20. Η ονομασία του συστήματος οφείλεται στην επιλογή του 20% της αποστάσεως μεταξύ των δύο αυτιών ως την απόσταση ανάμεσα σε δύο οποιαδήποτε ηλεκτρόδια και επίσης στην επιλογή του 10% της αποστάσεως μεταξύ των δύο αυτιών ως την απόσταση από το αυτί στο κοντινότερο προς αυτό ηλεκτρόδιό του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι θέσεις των ηλεκτροδίων προσαρμόζονται ανάλογα με τις διαστάσεις του κρανίου του εξεταζόμενου

Σχήμα 5:Τυποποιημένες απαγωγές στην επιφάνεια του κεφαλιού σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα   της   Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας 10-20

Το κάθε σήμα το οποίο ενισχύεται στον ΗΕΓ είναι η διαφορά μεταξύ των δυναμικών που ανά πάσα στιγμή παρουσιάζουν δύο ηλεκτρόδια μεταξύ τους. Ηλεκτρόδια τα οποία βρίσκονται «πάνω» από εγκεφαλικές περιοχές, οι οποίες ενδεχομένως θα παρουσιάσουν δραστηριότητα, λέγεται ότι αντιστοιχούν σε ενεργά σημεία. Αντίθετα, ηλεκτρόδια τοποθετημένα πάνω από περιοχές που θεωρείται ότι δεν έχουν σχέση με εγκεφαλική λειτουργία, λέγεται ότι αντιστοιχούν σε ανενεργά σημεία. Τέτοια σημεία π.χ. είναι το αυτί, ή τα ενωμένα με αγώγιμο δρόμο δύο αυτιά, σημεία του λαιμού κ.ά. Όταν το μετρούμενο σήμα προκύπτει ως διαφορά δυναμικού δύο ηλεκτροδίων ενεργών περιοχών, τότε, σύμφωνα με την ορολογία του ΗΕΓ, έχουμε «διπολική» μέτρηση. Διπολικές μετρήσεις για 15 ως 30 ηλεκτρόδια είναι η κοινή μεθοδολογία σε κλινικές νευρολογικές εξετάσεις ΗΕΓ. Αυτή η μέθοδος προσφέρει το πλεονέκτημα ότι απορρίπτει τυχόν παράσιτα τα οποία είναι κοινά στα δύο ηλεκτρόδια. Στην περίπτωση της ψυχοφυσιολογικής έρευνας όμως, συνήθως το μετρούμενο σήμα προκύπτει ως διαφορά δυναμικού ενός ηλεκτροδίου ενεργής περιοχής και ενός ηλεκτροδίου ανενεργής περιοχής, οπότε έχουμε «μονοπολική» μέτρηση. Το ηλεκτρόδιο ανενεργής περιοχής είναι κοινό για όλες τις μετρήσεις και αποτελεί το σημείο αναφοράς, το οποίο κανονικά δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από εγκεφαλικά ρεύματα. Επιζητούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια ολοκληρωμένη και ταυτόχρονη, από όλα τα ηλεκτρόδια ενεργών περιοχών, πληροφόρηση σχετικά με κάθε εγκεφαλικό ρεύμα ιόντων το οποίο φτάνει στην εξωτερική δερματική επιφάνεια του κεφαλιού.

Σχήμα 6: Καταγραφή ΗΕΓ

Οι διαφορές δυναμικού που επιλέγουμε εντέλει να μετρήσουμε, οδηγούνται στο τμήμα της ενισχυτικής διάταξης του ΗΕΓ, η οποία περιέχει και διατάξεις φιλτραρίσματος. Εκεί κάθε ανιχνευόμενο σήμα ενισχύεται ώστε να μπορεί να μετρηθεί με ευχέρεια. Συντελεστές ενίσχυσης της τάξης του 105 είναι συνηθισμένοι. Η πρώτη βαθμίδα ενίσχυσης, οι προενισχυτές, πρέπει να αποτελείται από ενισχυτές χαμηλού θορύβου. Συγκεκριμένα, αν σκοπεύουμε να μετρήσουμε σήματα της τάξης του 1μV πρέπει η προενισχυτική διάταξη να έχει επίπεδο εσωτερικού θορύβου τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους μικρότερη, άρα της τάξης των εκατοντάδων nV. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται κυκλώματα με συνδυασμούς διαφορικών ενισχυτών, ώστε ο λόγος απόρριψης κοινού σήματος (common mode rejection ratio - CMRR) να είναι στο επίπεδο των 120 db. Κατόπιν τα αναλογικά σήματα είτε οδηγούνται σε καταγραφική συσκευή και αποτυπώνονται σε χαρτί, σε συμβατικά συστήματα ΗΕΓ, είτε, όπως συνηθίζεται στα πιο εξελιγμένα συστήματα, μέσω συσκευής πολυπλεξίας οδηγούνται στον μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D), όπου ως ψηφιακά πλέον σήματα καταμετρώνται σε ηλεκτρονικό βολτόμετρο. Στη συνέχεια, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής λαμβάνει τα ψηφιακά δεδομένα των μετρήσεων, οπότε υπάρχει η δυνατότητα για ψηφιακή επεξεργασία και απεικόνιση του σήματος, είτε κατά τη διάρκεια των μετρήσεων (εντός γραμμής - on line), είτε σε υστερότερο χρόνο εφόσον αποθηκευτεί το σήμα στο δίσκο του υπολογιστή (εκτός γραμμής - off line).

Σε σύγχρονα συστήματα πολλές φορές οι λειτουργίες της πολύπλεξης, αναλογικοψηφιακής μετατροπής και μέτρησης εκτελούνται από ειδικές κάρτες ανάκτησης σήματος (Data Acquisition) εγκατεστημένες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο λογισμικό ελέγχου της κάρτας και ψηφιακής επεξεργασίας του σήματος. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να ελέγχει και μια συσκευή χορήγησης ερεθισμών. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υλοποιηθούν ολοκληρωμένες κλινικές και εργαστηριακές μετρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ελεγχόμενες δοκιμασίες προς τον εξεταζόμενο με χορήγηση π.χ. συγκεκριμένων ήχων, λέξεων, αριθμών, εικόνων κ.λπ. Είναι τότε δυνατός ο συγχρονισμός της χορήγησης των ερεθισμών με την καταγραφή των δυναμικών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ερεθισμού .

Τελειώνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι για τη σωστή λειτουργία κάθε συσκευής μέτρησης βιοσημάτων, αλλά ακόμη περισσότερο για την περίπτωση του ΗΕΓ όπου τα μετρούμενα σήματα είναι της τάξεως των μV, η γείωση όλων των τμημάτων του συστήματος θα πρέπει να είναι κοινή για να μην δημιουργούνται βρόχοι μεταξύ διαφορετικών γειώσεων που εισάγουν σφάλματα.

Σχήμα 7:  Τυπικό Σύστημα Λήψης και επεξεργασίας βιοϊατρικού σήματος

## 2.6 Χαρακτηριστικά του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος

Η μελέτη του ΗΕΓ βασίζεται στη διάκριση, στις καταγραφές δυναμικού ως συνάρτηση του χρόνου, της ύπαρξης ή μη συγκεκριμένων κυματομορφών, των λεγόμενων ρυθμών, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι οι συχνότητες των αρμονικών από τις οποίες αποτελούνται, δηλ. το φασματικό τους περιεχόμενο. Η κατηγοριοποίηση με βάση τη συχνότητα είναι φυσικά προσεγγιστική. Οι κυριότεροι ρυθμοί είναι οι άλφα, βήτα, θήτα και δέλτα , οι συχνότητες και τα συνήθη πλάτη των οποίων δίνονται στο παρακάτω πίνακα.

| Ρυθμός | Περιοχή Συχνοτήτων (Ηz) | Πλάτος (μV) |
| --- | --- | --- |
| Δέλτα | 0,5-3,5 | Έως 100-200 |
| Θήτα | 4-7,5 | <30 |
| Άλφα | 8-12 | 30-50 |
| Αργός Βήτα | 13-19 | <20 |
| Ταχύς Βήτα | 20-30 | <20 |
| Γάμμα | 30-70 | <20 |

Πίνακας 1: Οι βασικοί ρυθμοί και τα χαρακτηριστικά τους

Η ποσοτικοποίηση του EEG έχει αποδειχθεί χρήσιμη και κατάλληλη μέθοδος για την μέτρηση του ‘επιπέδου’ και της κατανομής της φλοιϊκής δραστηριότητας του εγκεφάλου κατά την επιτέλεση νοητικών, συναισθηματικών και συμπεριφερικών αποστολών. Γενικά γίνεται δεκτό ότι ως φυσιολογικά EEG θεωρούνται εκείνα στα οποία περιέχονται ρυθμοί α και β σε ενήλικα άτομα σε κατάσταση εγρήγορσης. Ειδικά για την συχνότητα α (8-12 Hz) υποστηρίζεται ότι αντικατοπτρίζει αυξημένα επίπεδα διεγερσιμότητας στους νευρώνες φλοιϊκών εγκεφαλικών περιοχών που συνδέονται με τη μεταφορά πληροφοριών στα θαλαμο-φλοιϊκά νευρωνικά κυκλώματα που υπηρετούν και εκφράζουν την λειτουργική μνήμη και τα εγγράμματα μνήμης μακράς διάρκειας .

Η συχνότητα β (13-30 Hz) έχει συσχετισθεί με την κινητοποίηση φλοιο-φλοιϊκών νευρωνικών κυκλωμάτων που οδώνουν τον συγχρονισμό των μηχανισμών της προσοχής κατά την επιτέλεση της λειτουργίας της «αίσθησης». Επειδή ο βήτα ρυθμός καταλαμβάνει μια μεγάλη περιοχή συχνοτήτων χωρίζεται σε αργό βήτα και ταχύ βήτα, οι συχνότητες των οποίων φαίνονται στον προηγούμενο πίνακα Οι ρυθμοί θ και δ θεωρούνται παθολογικοί και υποδηλώνουν συνήθως την οργανική εγκεφαλική βλάβη. Η έννοια αυτή δεν είναι πάντα καθοριστική της οργανικότητας γιατί κατά την διάρκεια του ύπνου στα παιδιά και σε ορισμένες άλλες καταστάσεις είναι φυσιολογικό εύρημα. Τα EEG εξάλλου ενός ασθενή σε κώμα μοιάζει με ενός φυσιολογικού ανθρώπου που κοιμάται. Φαίνεται λοιπόν ότι η συνολική κλινική εικόνα είναι απαραίτητη για την ορθή εκτίμηση του EEG. Σ’ αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υπομνησθεί ότι η συχνότητα θ θεωρείται δείκτης της φλοιο-ιπποκάμπειας επικοινωνίας που συναρτάται με τον προσανατολισμό των συντεταγμένων απαντήσεων στις διάφορες φάσεις της εγρήγορσης και «επιφυλακής». Η δ συχνότητα συσχετίζεται με την κινητοποίηση φλοιο-υποφλοιωδών κυκλωμάτων και συνδέσεων που υπηρετούν την ανίχνευση-αξιολόγηση του «σήματος» .

Σχήμα 8:  Οι βασικοί ρυθμοί (συχνοτικές συνιστώσες) του EEG σήματος

Ο ρυθμός γάμμα σχετίζεται με την ανώτερη πνευματική λειτουργία του εγκεφάλου όπως η αντίληψη και κατανόηση θεμάτων, η επίλυση προβλημάτων, ο φόβος και η συνείδηση. Περιλαμβάνει συχνότητες από 30 έως 70 Hz. Κατά έναν ορισμό ο ρυθμός γάμμα εκδηλώνεται από τα 24 Hz και πάνω αν και οι ερευνητές δέχονται ότι διεργασίες κατανόησης υψηλού επιπέδου συμβαίνουν όταν χαμηλής συχνότητας γάμμα ρυθμοί ξαφνικά διπλασιάζονται σε συχνότητες της περιοχής των 40 Hz. Η έρευνα έχει δείξει ότι ο ρυθμός γάμμα είναι παρών κατά τη διαδικασία της αφύπνισης καθώς και κατά τη διάρκεια του ύπνου REM (rapid eye movement).

Η χρήση του ΗΕΓ στη Νευρολογία είναι ευρύτατη, καθώς αποτελεί μια μέθοδο φθηνή, ανώδυνη και απλή στην εφαρμογή της. Από τη μελέτη του ΗΕΓ μπορούν να εξαχθούν εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα για τη σωστή εξέλιξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ενός ανθρώπου από τη γέννησή του έως την ενηλικίωση. Επίσης, το ΗΕΓ μπορεί να δώσει χρήσιμα στοιχεία στην περίπτωση εγκεφαλοπαθειών (π.χ. νόσο Jacobs - Kreutzfeldt, Alzheimer), τόσο για τη βαρύτητα της νόσου, όσο και για την υποβοήθηση της διάγνωσης και της πρόγνωσης. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μελέτη του ΗΕΓ στην περίπτωση της επιληψίας, όπου εμφανίζονται «αιχμές» και «βραχέα κύματα» (spikes and short waves - SSW) υψηλής συχνότητας, με διάρκεια από 20-70msec και 70-200msec αντιστοίχως. Η εντόπιση αυτών των ανωμαλιών στο καταγραφόμενο σήμα διευκολύνεται σήμερα πολύ με τη χρήση ψηφιακών τεχνικών επεξεργασίας. Το ΗΕΓ μελετάται ακόμη στις περιπτώσεις κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, κώματος κ.ά. Tέλος, το ΗΕΓ αποτελεί το κύριο μέσο στη μελέτη του ύπνου

## 2.7 Βιωματικά δυναμικά του εγκεφάλου

### 2.7.1 Ορισμοί και κατηγορίες των βιωματικών δυναμικών

Τα τελευταία είκοσι έτη παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη μελέτη των εγκεφαλικών διαδικασιών οι οποίες προκαλούνται από συγκεκριμένα γεγονότα. Ονομάζουμε Βιωματικά Δυναμικά - ΒΔ (Event Related Potentials - ERP), τις διαφορές δυναμικού που μετρούμε, συνήθως στη δερματική επιφάνεια του κεφαλιού, οι οποίες προκαλούνται ως προετοιμασία ή ως απόκριση σε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο συμβαίνει είτε στον εξωτερικό φυσικό κόσμο, είτε λαμβάνει χώρα ως ψυχολογική διαδικασία. Τα διακρίνουμε σε Προκλητά Δυναμικά - ΠΔ (Evoked Potentials - EP), όταν το ερέθισμα, το γεγονός, προέρχεται απ’ τον εξωτερικό κόσμο, και σε Εκπεμπόμενα Δυναμικά (Emitted Potentials) όταν σχετίζονται με μία ψυχολογική διαδικασία.

Εφόσον τα ΠΔ αντικατοπτρίζουν εγκεφαλική δραστηριότητα σχετιζόμενη με ένα εξωτερικό ερέθισμα, είναι αυτά τα οποία μπορούμε να μελετήσουμε μέσω προδιαγεγραμμένων πειραματικών διαδικασιών στο εργαστήριο. Υπάρχουν τρεις κυρίως κατηγορίες ΠΔ ανάλογα με το είδος του εξωτερικού ερεθίσματος που τα προκαλεί:

α) Οπτικά προκλητά δυναμικά (Visual Evoked Potentials - VEP): Προκαλούνται από οπτικό ερεθισμό, όπως εμφάνιση μιας συγκεκριμένης εικόνας, αλλαγή χρωμάτων, λάμψεις κ.ά.

β) Ακουστικά προκλητά δυναμικά (Auditory Evoked Potentials - AEP): Προκαλούνται από ακουστικό ερεθισμό, δηλ. ήχους, λέξεις, τόνους διαφόρων συχνοτήτων και έντασης.

γ) Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά (Somatosensory Evoked Potentials - SEP): Προκαλούνται όταν ένα μικρής διάρκειας και έντασης ηλεκτρικό ρεύμα ερεθίσει κάποιο συγκεκριμένο νεύρο.

Τα ΠΔ μπορούν επίσης να χαρακτηριστούν σε σχέση με το χρόνο εμφάνισής τους μετά από το εκλυτικό γεγονός (λανθάνων χρόνος). Στην περίπτωση των ακουστικών προκλητών δυναμικών υπάρχει π.χ. η διάκριση σε πρώιμα (early, fast), μέσα (middle)  και αργά ή ύστερα (late)  δυναμικά, που αντιστοιχούν περίπου στα χρονικά διαστήματα 2 ως 12 msec, 12 ως 50 msec και 50 ως 800 msec από τη στιγμή που χορηγείται ο εξωτερικός ερεθισμός . Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι αυξανομένου του λανθάνοντος χρόνου μειώνεται η συχνότητα των κυματομορφών και αυξάνεται το πλάτος τους. Προσεγγιστικά μπορούμε να πούμε ότι στα πρώιμα δυναμικά έχουμε πλάτη της τάξης του 0,1 ως 0,5μV και συχνότητας 100 ως 1000Hz ενώ στα ύστερα δυναμικά παρατηρούνται συχνότητες 0,1Hz (σχεδόν DC) ως 5Hz και πλάτη από 1 ως 20 μV. Τα χαρακτηριστικά αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον τόπο έκλυσης των αντίστοιχων δυναμικών. Τα πρώιμα σχετίζονται με τη διαβίβαση των νευρωνικών ώσεων κατά μήκος του ακουστικού ή οπτικού νεύρου για ακουστικά ή οπτικά προκλητά δυναμικά και κατά μήκος της σωματοαισθητικής οδού για τα σωματοαισθητικά. Αντίθετα, τα ύστερα δυναμικά αντανακλούν την εγκεφαλική δραστηριότητα περιοχών του φλοιού ως αντίδραση στην άφιξη της εξωτερικής πληροφορίας.

Επιπλέον, μπορούμε να χωρίσουμε τα ΠΔ σε ενδογενή και εξωγενή. Τα εξωγενή σχετίζονται άμεσα με τη φύση του εκλυτικού ερεθίσματος δηλ. την ένταση, τη συχνότητά του κ.τ.λ. και την ακεραιότητα των αισθητικών οδών. Τα ενδογενή ΠΔ εξαρτώνται ουσιαστικά από την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου και τα ψυχολογικά γνωρίσματα του απλού ή συμπλόκου ερεθίσματος, π.χ. αν το ερέθισμα είναι γνωστό ή άγνωστο, αν προκαλεί δυσφορία ή ευχαρίστηση, αν είναι σημασιολογικά ορθό ή λάθος, ενδιαφέρον ή αδιάφορο κ.ο.κ.. Ο λανθάνων χρόνος εμφάνισής τους σε σχέση με το εκλυτικό ερέθισμα βρίσκεται συνήθως ανάμεσα στα 100 και 500 msec.

Πρέπει να τονιστεί ότι πέραν της διάκρισης ανάλογα με το είδος του ερεθίσματος, οι υπόλοιπες διακρίσεις των προκλητών δυναμικών δεν είναι απόλυτα σαφείς και μεταβάλλονται καθώς προχωρά η ιατρική έρευνα.

### 2.7.2 Έρευνα βιωματικών δυναμικών στην ψυχιατρική και τη νευρολογία

Η μελέτη των κυματομορφών των ΒΔ διεξάγεται στηριζόμενη κυρίως στα λεγόμενα συστατικά (components) του βιωματικού κύματος δυναμικού. Τα συστατικά είναι μερικές κυματομορφές του συνολικού σήματος, τμήματά του, τα οποία καθορίζονται βάσει κορυφώσεων (αρνητικών ή θετικών) του πλάτους του δυναμικού, της χρονικής στιγμής στην οποία κατά προσέγγιση λαμβάνει χώρα η κορύφωση, καθώς και του χρονικού εύρους το οποίο καταλαμβάνει η μερική κυματομορφή που περιέχει τη συγκεκριμένη κορύφωση. Το πλάτος του συστατικού συνήθως μετράται με αναφορά την ισοηλεκτρική γραμμή (=0 Volts) ή το επίπεδο δυναμικού στην έναρξη της διαδικασίας μέτρησης ή κάποια άλλη  προγενέστερη κορύφωση. Οι χρόνοι, ως συνήθως, εκφράζονται με απαρχή τη χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα το εκλυτικό γεγονός του συνολικού ΒΔ. Ενδιαφέρον ακόμα παρουσιάζει το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραμμή αναφοράς του δυναμικού και τη μερική κυματομορφή δυναμικού του συστατικού, ιδίως όταν δεν υπάρχει κάποια σαφώς διαχωρισμένη κορύφωση, αλλά ένα μάλλον συνεχές «προφίλ» συγκεκριμένης πολικότητας με οριοθετημένα χρονικά όρια

Στην περίπτωση των ακουστικών προκλητών δυναμικών έχουν χαρακτηριστεί οι μερικές κυματομορφές ως εξής:

α) Για τα πρώιμα δυναμικά, 2-12msec από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα το ακουστικό ερέθισμα, επτά διαδοχικές κορυφώσεις αριθμούμενες από το I ως το VII.

β) Για τα μέσου χρόνου δυναμικά (12-50msec) υπάρχουν τα συστατικά No, Po, Na, Pa, Nb. Oι κορυφώσεις No, Po λαμβάνουν χώρα πριν τα 20 msec οι δε Na, Po, Nb περίπου στα 20, 30 και 40 msec αντίστοιχα.

γ) Για τα ύστερα δυναμικά (50msec και πέρα) αναφέρονται τα συστατικά N100, P200, N200, P300, N400, όπου N ή P σημαίνει αρνητική ή θετική κορύφωση και ο δείκτης αναφέρεται στον λανθάνοντα χρόνο εμφάνισης, κατά προσέγγιση, του μεγίστου, σε msec Τα συστατικά που εμφανίζονται πριν από τα 100 msec συνήθως ανήκουν στα εξωγενή δυναμικά, για κάθε είδους ερεθισμό που εκλύει το ΠΔ. Όπως προαναφέρθηκε σχετίζονται με την ακεραιότητα των αισθητικών οδών και γι’ αυτό έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και κλινικές εφαρμογές στη Νευρολογία. Χρησιμεύουν στη διάγνωση νευρολογικών νόσων, π.χ. απομυελινικές ασθένειες, εγκεφαλικοί όγκοι κ.ά., ειδικότερα δε, τα ακουστικά δυναμικά σε ασθένειες σχετιζόμενες με τον οπίσθιο κρανιακό βόθρο και τα οπτικά ΠΔ μονίμου καταστάσεως στη σκλήρυνση κατά πλάκες. Επίσης, τα ακουστικά ΠΔ επιτρέπουν τη μη επεμβατική διάγνωση ελαττωμάτων ακοής από μη συνεργάσιμα άτομα. Τέλος, τα σωματοαισθητικά δυναμικά χρησιμοποιούνται ευρέως σε νευρολογικές επεμβάσεις για τον έλεγχο των αντίστοιχων αισθητικών οδών και τις εγκεφαλικές απολήξεις τους.

Τα ενδογενή ΠΔ συμπίπτουν εν πολλοίς με τα πέραν των 70 msec μετρούμενα δυναμικά. Αυτά τα δυναμικά έχουν άμεση σχέση με τα διάφορα στάδια νοητικής επεξεργασίας των εξωτερικών ερεθισμών στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Μέσω της μελέτης των δυναμικών αυτών, τόσο στο φαινομενολογικό επίπεδο όσο και στο βαθύτερο αιτιακό επίπεδο, κατακτά η ιατρική έρευνα νέες γνώσεις σε σχέση με τις εξαιρετικά πολύπλοκες και «δυσπρόσιτες» γνωσιακές διαδικασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι δυσκολίες που συνεπάγεται αυτή η μελέτη εξηγούν το σχετικά πρώιμο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η έρευνα και η κλινική εφαρμογή των μεθόδων των ΒΔ στην Ψυχιατρική. Η εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών είναι μια μακρόχρονη και επίπονη διαδικασία. Κατ’ αρχήν πρέπει να «ανακαλυφθεί» το συστατικό. Αυτό σημαίνει να παρατηρηθεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, μέσω μιας καλά ελεγχόμενης πειραματικής διαδικασίας χορήγησης του ερεθισμού, η κορύφωση στη συνολική κυματομορφή. Πρέπει να έχει κάποιο περιορισμένο εύρος χρονικό, και το κυριότερο να είναι επαναλήψιμη η παρατήρησή της υπό αμετάβλητες συνθήκες. Για τα περισσότερα ενδογενή συστατικά των ΠΔ αυτή η ανακάλυψη συνέβη στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, αλλά συνεχίζεται ακόμη. Ήδη σ’ αυτό το πρώτο στάδιο ανακύπτουν βασικά ζητήματα μεθοδολογίας:

α) Πώς είμαστε βέβαιοι ότι δύο κορυφώσεις, που διαφέρουν χρονικά μεταξύ τους, ανήκουν στο ίδιο συστατικό, ακόμη και υπό διαφορετικές συνθήκες ερεθισμού; Σε αυτή την περίπτωση η εποπτεία που παρέχουν χάρτες κατανομής των δυναμικών στην επιφάνεια του κεφαλιού μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία της κατηγοριοποίησης.

β) Πότε παύει η δράση ενός συστατικού, ή αλλιώς, πότε αλληλοκαλύπτονται μερικώς δύο διαδοχικά συστατικά; Επιπλέον, η χρήση προχωρημένων ψηφιακών τεχνικών μέτρησης επιτρέπει τη λεπτομερέστερη μελέτη τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές συστατικά να χωρίζονται σε «υποσυστατικά» κ.ο.κ.

Εφόσον καθοριστεί η ύπαρξη ενός συστατικού ακολουθεί η χρήση πειραματικών διαδικασιών για τον καθορισμό της λειτουργικής σημασίας του συστατικού. Συλλέγεται πλήθος πληροφοριών για παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το πλάτος, το χρόνο εμφάνισης, το συνολικό χρονικό εύρος του συστατικού κ.λπ. Αυτοί οι παράγοντες είναι συνήθως χαρακτηριστικά του ερεθίσματος που χορηγείται στον εξεταζόμενο, και εφόσον ασχολούμαστε με ενδογενή συστατικά, αφορούν κατά κύριο λόγο ψυχολογικά γνωρίσματα του ερεθίσματος, όπως σπανιότητα, σημαντικότητα, νοηματική πολυπλοκότητα, σχέση με προκαθορισμένες εργασίες και στόχους κ.ά. Καθώς οι πληροφορίες αυτού του είδους αυξάνονται, μπορεί να προχωρήσει ο ερευνητής στη διαμόρφωση μιας θεωρίας για την εξήγηση των νοητικών λειτουργιών, τις οποίες το συστατικό του ΠΔ, ή μία ομάδα συστατικών, αντικατοπτρίζει. Η διατυπωμένη θεώρηση ελέγχεται κατόπιν ως προς τη συνέπειά της σε σχέση με νέες πειραματικές διαδικασίες, που καλούνται να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν προβλέψεις, οι οποίες στηρίζονται στη θεωρία για τα χαρακτηριστικά του συστατικού. Τεκμηριώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα χρήσης των διαφόρων συστατικών του ΠΔ ως δείκτες συγκεκριμένων ψυχικών λειτουργιών. Από τα παραπάνω είναι ήδη φανερή η δυσκολία, η βραδύτητα και η αβεβαιότητα που περικλείουν αυτού του είδους οι έρευνες.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ψυχιατρικής, τα αντικειμενικά κριτήρια για τη μελέτη των ψυχικών διαδικασιών, τη διάγνωση των παθολογικών καταστάσεων και την αποτίμηση των μεθόδων θεραπείας αποτελούν πρώτιστη ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλουν ψυχομετρικές μέθοδοι, βιοχημικές μετρήσεις και ψυχοενδοκρινολογικές παρατηρήσεις. Τα ΠΔ, ως μετρήσιμες ποσότητες που εξάγονται κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες πειραματικές συνθήκες, προσφέρονται ως σημαντικός παράγοντας στην προώθηση της ψυχιατρικής έρευνας και κλινικής εφαρμογής, τόσο στις διαγνωστικές διαδικασίες όσο και στην ψυχοφαρμακολογία. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν οι διαφορές που παρουσιάζουν άρρωστοι σε σχέση με υγιείς, όσον αφορά χαρακτηριστικά συστατικών των ΠΔ, όπως π.χ. πλάτος του N100 και του Ρ300, καθυστέρηση του Ρ300, μεταβολή των χρονικών διαστημάτων ανάμεσα στις κορυφώσεις των N100 και Ρ200 κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζεται για τη μελέτη της σχιζοφρένειας, της κατάθλιψης, της άνοιας, των ψυχαναγκαστικών νευρώσεων, των συνεπειών του γήρατος κ.ά. Οι κλινικές έρευνες για την εξαγωγή διαγνωστικών κριτηρίων και της επίδρασης της φαρμακευτικής αγωγής προχωρούν παράλληλα με θεωρητικότερες αναζητήσεις σχετικά με την ανακάλυψη μηχανισμών που προκαλούν ψυχοπαθολογικά φαινόμενα, όπως αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να αντικατοπτρισθούν στα συστατικά των ΠΔ.

Παρακάτω παρουσιάζονται εκτιμήσεις για τα χαρακτηριστικά των κορυφώσεων της χρονοσειράς των προκλητών δυναμικών, όπως εκείνα έχουν καθιερωθεί στη βιβλιογραφία.

Σχήμα 10:  Καταγραφή Προκλητών Δυναμικών.

P50: Περιγράφει τη θετική κορύφωση του μετρούμενου δυναμικού που εντοπίζεται στο χρονικό παράθυρο από 20 ως 80 msec μετά το ερέθισμα. Θεωρείται δείκτης πρώιμων πτυχών προσοχής.

N100: Πρόκειται για την αρνητική κορύφωση του μετρούμενου δυναμικού που εντοπίζεται στο χρονικό παράθυρο 90 ως 150 msec μετά την παρουσίαση του ερεθίσματος. Υποδηλώνει φαινόμενα κινητοποίησης προσοχής. Ο λανθάνων χρόνος (latency) αντικατοπτρίζει την ταχύτητα κινητοποίησης της προσοχής, ενώ το μέγιστο πλάτος (amplitude) αντικατοπτρίζει την ικανότητα ή χωρητικότητα της προσοχής.

P200: Περιγράφει τη θετική κορύφωση του μετρούμενου δυναμικού που εντοπίζεται από 140 ως 250 msec μετά το ερέθισμα. Αποτελεί ένα μέτρο για την επικέντρωση της προσοχής του ατόμου.

Ν200 : Περιγράφει την αρνητική κορύφωση του μετρούμενου δυναμικού που εντοπίζεται από 180 ως 300msec μετά το ερέθισμα. Αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις των νευρωνικών κυκλωμάτων που υπόκεινται στο φαινόμενο της αντίδρασης του προσανατολισμού σε επίπεδο Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

P300: Περιγράφει τη θετική κορύφωση του μετρούμενου δυναμικού που εντοπίζεται από 220 ως 500 msec μετά το ερέθισμα. Αντικατοπτρίζει τη νευρωνική δραστηριότητα η οποία υπόκειται των διεργασιών που συναρτώνται με τον επιμερισμό προσοχής για την κινητοποίηση των προγραμμάτων δράσης. Ο λανθάνων χρόνος εμφάνισής του φαίνεται να αντανακλά το απαραίτητο χρονικό διάστημα για να πάρει ο εξεταζόμενος μια απόφαση για το ερέθισμα .

Ν400: Πρόκειται για την αρνητική κορύφωση του μετρούμενου δυναμικού η οποία λαμβάνει χώρα από 280 ως 500 msec μετά το ερέθισμα. Αντικατοπτρίζει τηλειτουργία των νευρωνικών κυκλωμάτων που υπηρετούν και εκφράζουν την ‘συντακτική’ διάσταση της εκάστοτε απάντησης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Συμβάλλει στην εξέταση μηχανισμών που σχετίζονται με τη γλώσσα και το εννοιολογικό – συντακτικό της περιεχόμενο.

# 3                                                                            Πείραμα

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η πειραματική διάταξη έτσι όπως πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Αιγινήτειου νοσοκομείου για τη καταγραφή των εγκεφαλικών σημάτων παρουσία και μη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Επίσης περιγράφεται αναλυτικά η πειραματική διαδικασία όπως πραγματοποιήθηκε για 20 υγιή άτομα.

## 3. 1  Εισαγωγή

Το πείραμα της εργασίας πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Το Αιγινήτειο Νοσοκομείο σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ δημιούργησαν το 1988 το εργαστήριο ψυχοφυσιολογίας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι αφενός η μελέτη, σε ερευνητικό επίπεδο αρχικά, ψυχοφυσιολογικών φαινόμενων και αφετέρου η υποστήριξη και ανάπτυξη αυτής της μελέτης με τεχνογνωσία προερχόμενη από τον ελληνικό χώρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μετά τον καθορισμό ενός συγκεκριμένου ψυχοφυσιολογικού πειράματος επιδιώκεται: η κατασκευή των συσκευών, προτύπων ή μη, που απαιτούνται, η ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών, η ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού (προγράμματα κλπ) και η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω σε ενιαίο σύστημα Το σύστημα αυτό πρέπει φυσικά να είναι φιλικό προς τους χρήστες (γιατρούς και εξεταζόμενους).

## 3.2 Πειραματική διάταξη

Το εργαστήριο διαθέτει έναν κλωβό Faraday για την πλήρη απομόνωση ενός εξεταζόμενου όταν μετρούνται τα ERP. Ο κλωβός με τη μόνωση από αλουμίνιο που διαθέτει εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα των μετρήσεων ERP από παρεμβολές εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων π.χ. τροφοδοσία.

Οι μετρήσεις των εγκεφαλογραφημάτων κάθε εξεταζόμενου ατόμου έγιναν μέσα στο θάλαμο αυτό, με σκοπό την πλήρη απομόνωσή του από την επίδραση των αναρίθμητων ανεπιθύμητων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εγκυρότητα των μετρήσεων, και κατά συνέπεια η αξιοπιστία της μετέπειτα επεξεργασίας και των τελικών συμπερασμάτων.

Ο εξεταζόμενος, καθόλη τη διάρκεια του πειράματος ήταν καθισμένος στην ειδική πολυθρόνα που υπήρχε μέσα στον κλωβό Faraday, ενώ στο κεφάλι του τοποθετούνταν κατάλληλα τα 16 ηλεκτρόδια για τη λήψη του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Σημειώνεται εδώ ότι τα ηλεκτρόδια επικάθονταν στα διάφορα σημεία του κρανίου με τη βοήθεια ειδικού διηλεκτρικού υλικού, με σκοπό τη δημιουργία μιας διεπαφής, με κύριο χαρακτηριστικό της τη χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση που παρουσίαζε, μέσω της οποίας γινόταν η διέλευση των μετρούμενων εγκεφαλικών δυναμικών με τη μικρότερη δυνατή εξασθένισή τους.

Στη δεξιά πλευρά του ειδικού καθίσματος, σε μικρή απόσταση από το κεφάλι του εξεταζόμενου, βρισκόταν τοποθετημένη μία κεραία που ακτινοβολούσε στη συχνότητα των 1800MHz, η οποία ως γνωστόν είναι η μία από τις δύο συχνότητες λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας. Προφανώς, για κάθε άτομο η συγκεκριμένη κεραία εξέπεμπε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο στη μία από τις δύο επισκέψεις του.

Μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, τα άτομα που υποβάλλονταν στο πείραμα φορούσαν ειδικά ακουστικά μέσω των οποίων δέχονταν τα διάφορα ηχητικά ερεθίσματα, που προέρχονταν από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκονταν σε ακριβώς διπλανή αίθουσα και ήταν συνδεδεμένος με τα ακουστικά αυτά. Στον υπολογιστή αυτό, ήταν εγκατεστημένο και έτρεχε το πρόγραμμα Wechsler το οποίο περιλάμβανε ηχογραφημένα ερεθίσματα που οδηγούνταν στον εξεταζόμενο.

Σχήμα 11: Φωτογραφία κλωβού Faraday

Τα 16 ηλεκτρόδια με τη σειρά τους, συνδέονταν μέσω ενός ειδικού πολυπλέκτη με έναν δεύτερο υπολογιστή που επίσης βρισκόταν στην ίδια αίθουσα και στον οποίο έτρεχε η εφαρμογή LABVIEW. Στην οθόνη του υπολογιστή αυτού λαμβάνονταν τελικά οι δεκαέξι κυματομορφές, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχούσε σε ένα ηλεκτρόδιο.

Στο σχήμα 12 φαίνεται μία γενική άποψη της πειραματικής διάταξης και της διασύνδεσης μεταξύ των οργάνων που χρησιμοποιούνται σε αυτή :

Σχήμα 12: Σχηματική παράσταση πειραματικής διάταξης

Το άτομο του οποίου το εγκεφαλογράφημα λαμβάνουμε, βρίσκεται στον ανηχοικό θάλαμο, με τα δεκαέξι ηλεκτρόδια συνδεδεμένα στο κρανίο του. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ηλεκτρόδια είναι στην ουσία δεκαπέντε, αφού το ένα εξ αυτών αποτελεί τη γείωση. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρόδια καταλήγουν σε μία συσκευή πολύπλεξης και ενίσχυσης, κατασκευασμένη από την εταιρεία BRAINTRONICS. Έπειτα, ο πολυπλέκτης συνδέεται με ειδικό συνδετήρα της ΝΙ, που με τη σειρά του καταλήγει μέσω ενός καλωδίου αρκετά μεγάλης διατομής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι εφοδιασμένος με την κάρτα DAQ 6035I  επίσης της εταιρείας ΝΙ. Οι λαμβανόμενες κυματομορφές παρουσιάζονται τελικά στην οθόνη του υπολογιστή αυτού εν μέσω περιβάλλοντος  LABVIEW. Ο έταιρος υπολογιστής συνδέεται μέσω καλωδίου με τα ακουστικά που φορά ο εξεταζόμενος, και όπως προείπαμε παράγει το ακουστικό ερέθισμα μέσω του προγράμματος  Wechsler.

Η παραπάνω περιγραφή αντιστοιχεί επακριβώς στην περίπτωση μετρήσεων χωρίς ακτινοβολία. Για τη λήψη μετρήσεων υπό την επίδραση ακτινοβολίας χρησιμοποιείται επιπλέον μία γεννήτρια, η οποία εν προκειμένω ρυθμίζεται έτσι ώστε να παράγει μονοχρωματικό σήμα σχετικά χαμηλής ισχύος στη συχνότητα των 1800 MHz. Το σήμα αυτό που αναχωρεί από τη γεννήτρια είναι στη στάθμη των  -25 dBm και εν συνεχεία περνά από ενισχυτή με κέρδος της τάξεως του  +12. Το καλώδιο καταλήγει στη διπολική κεραία που είναι τοποθετημένη δίπλα στο δεξί πλευρό του κεφαλιού του εξεταζόμενου ατόμου. Η γεννήτρια συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω της κάρτας  GPIB, ενώ η επιλογή του αν θα χρησιμοποιηθεί ακτινοβολία κατά τις μετρήσεις γίνεται μέσα από το  LABVIEW.

## 3.3 Πειραματική διαδικασία

Κατά τo πείραμα η ακτινοβολία ήταν στα 1800 MHz με μέση ισχύ 128 mW. Έλαβαν μέρος 20 άτομα (10 άνδρες και 10 γυναίκες).  Σημειώνεται ότι και στα δύο πειράματα χρησιμοποιήθηκε μονοχρωματική ακτινοβολία με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων παρεμβολών του πιθανώς να παρουσιάζονταν αν χρησιμοποιείτο διαμορφωμένο σήμα. Το φίλτρο στα 35 Hz εξασφαλίζει ότι στο καταγεγραμμένο σήμα δεν υπάρχει συνιστώσα του σήματος ακτινοβολίας. Σε κάθε πείραμα το δείγμα ήταν ομογενές ως προς την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο ενώ ήταν όλοι δεξιόχειρες και δεν είχαν προβλήματα ακοής. Ο κάθε εξεταζόμενος υποβλήθηκε στο ακουστικό test Wechsler δύο φορές, τη μία με ακτινοβολία και την άλλη χωρίς. Μεταξύ των δύο επισκέψεων μεσολάβησε χρόνος δύο εβδομάδων ενώ η σειρά με την οποία εκτίθετο ο εξεταζόμενος στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (στην πρώτη επίσκεψη ή στη δεύτερη) ήταν τυχαία. Επίσης ο εξεταζόμενος δεν είχε γνώση της ύπαρξης ή μη της ακτινοβολίας για την αποφυγή φαινομένων αυθυποβολής (single blind experiment).

Η πειραματική διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε επίσκεψη είναι η εξής: Ο εξεταζόμενος εισέρχεται μέσα στον κλωβό Faraday και αφού πάρει θέση στο ειδικό κάθισμα, ο υπεύθυνος ιατρός του εργαστηρίου τοποθετεί με προσοχή τα ηλεκτρόδια στις τυποποιημένες θέσεις (Σύστημα 10/20) του κρανίου. Αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία, ο εξεταζόμενος φοράει τα ειδικά ακουστικά που συνδέονται με τον υπολογιστή που παράγει τα ακουστικά ερεθίσματα. Ταυτόχρονα, στον άλλο υπολογιστή δημιουργείται ένας φάκελος με τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε ατόμου και στη συνέχεια τίθεται σε λειτουργία το πρόγραμμα LABVIEW και ρυθμίζονται κατάλληλα οι παράμετροί του ανάλογα με το είδος της μέτρησης. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις γίνονται παρουσία ακτινοβολίας ενεργοποιείται μέσω του υπολογιστή η γεννήτρια.

Σχήμα 13: Στιγμιότυπο από την προετοιμασία ενός εξεταζόμενου ατόμου. Έχουν τοποθετηθεί  τα ηλεκτρόδια και τα ακουστικά. Αριστερά του διακρίνεται η κεραία εκπομπής σήματος. Στο βάθος, εκτός του κλωβού Faraday, φαίνεται μέρος της  πειραματικής διάταξης.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η προπαρασκευαστική διαδικασία, δοθούν από το γιατρό οι απαραίτητες οδηγίες στον εξεταζόμενο και γίνει μία δοκιμαστική μετάδοση δύο ηχητικών μηνυμάτων, η πόρτα του θαλάμου κλείνει και ξεκινά η διαδικασία του πειράματος. Ο εξεταζόμενος παρακολουθείται σε οθόνη καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Ο υπεύθυνος χειριστής του προγράμματος Wechsler ξεκινά την αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων πατώντας ένα πλήκτρο στον υπολογιστή το οποίο αντιπροσωπεύει κάθε φορά μία συγκεκριμένη σειρά ψηφίων. Κάθε τέτοιας σειράς προηγείται η μετάδοση ενός εκ των δύο τόνων, που περιγράφηκαν παραπάνω, ένα δευτερόλεπτο πριν από το πρώτο ψηφίο, ενώ έπεται ο ίδιος τόνος επίσης ένα δευτερόλεπτο μετά τον τελευταίο αριθμό, δηλώνοντας έτσι το τέλος της συγκεκριμένης ερώτησης. Με τη μετάδοση του αρχικού τόνου δίνεται και ένας παλμός trigger που σηματοδοτεί το ξεκίνημα της μέτρησης του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, η οποία γίνεται κατά το διάστημα του ενός δευτερολέπτου που μεσολαβεί μέχρι τη μετάδοση του πρώτου ψηφίου της εκάστοτε σειράς.

Αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή κάθε ερώτησης από τα ακουστικά, ο εξεταζόμενος καλείται να προσπαθήσει να επαναλάβει τους αριθμούς είτε με τη σειρά που τους άκουσε είτε με την αντίστροφη σειρά, ανάλογα με το είδος του παλμού που τους συνόδευαν. Το test πραγματοποιείται δύο φορές διαδοχικά αποτελούμενο τελικά από 52 ερωτήσεις (2 σετ των 26).

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του πειράματος, το πρόγραμμα το χειρίζεται είτε ο υπεύθυνος ιατρός, ή κάποιος εξειδικευμένος ερευνητής ενώ τηρούνται πάντα οι αρχές της Διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Helsinki . Τη στιγμή που ο εξεταζόμενος δίνει τις απαντήσεις του, κάποιο άλλο άτομο είναι επιφορτισμένο με την καταγραφή αυτών, ώστε αργότερα να μπορεί να γίνει η απαραίτητη σύγκριση με τις σωστές απαντήσεις, από την οποία τελικά θα προκύψουν τα αποτελέσματα της εξέτασης. Τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη των αποτελεσμάτων, αφορούν στο βαθμό ανταπόκρισης στο αρχικό ερέθισμα και στις διεργασίες εγρήγορσης, αναγνώρισης, σύγκρισης και επεξεργασίας που αφορούν τα λαμβανόμενα ερεθίσματα.

Η διαδικασία των ερωτήσεων που μόλις περιγράψαμε παραπάνω επαναλαμβάνεται 52 φορές, χωριζόμενη σε δύο μέρη κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις, με το δεύτερο μέρος να αποτελεί ακριβή επανάληψη του πρώτου, και τη συνολική διάρκεια του πειράματος να προσεγγίζει τα 45 λεπτά. Φυσικά, κάθε μία από τις 26 ερωτήσεις είναι διαφορετική από την άλλη, με σταδιακή αύξηση μάλιστα των μεταδιδόμενων ψηφίων από δύο σε εννέα.

Για κάθε ερώτηση, λαμβάνουμε μέσω του LABVIEW 16 διαφορετικές γραφικές παραστάσεις που προφανώς κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί στο σήμα που διέρχεται μέσα από ένα ηλεκτρόδιο. Οι κυματομορφές αυτές έχουν διάρκεια  1500 msec, όσο δηλαδή διαρκεί η μέτρηση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Για κάθε ερώτηση, οι τιμές του πλάτους των κυματομορφών αυτών αποθηκεύονται αυτόματα από το LABVIEW με τη μορφή αρχείων  Excel. Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος για κάθε εξεταζόμενο, έχουμε λοιπόν 52 αρχεία  Excel, οι πίνακες των οποίων αποτελούνται από 1500 γραμμές που αντιστοιχούν σε 1500 κβάντα χρόνου και 15 στήλες που αντιστοιχούν σε όλα τα ηλεκτρόδια, πλην αυτού που παίζει το ρόλο της γείωσης. Πιο συγκεκριμένα, κάθε αρχείο excel αντιστοιχεί σε ένα ηλεκτρόδιο και περιέχει έναν δισδιάστατο πίνακα, του οποίου ο κάθετος άξονας είναι ο άξονας του χρόνου (msec) και ο οριζόντιος άξονας είναι ο άξονας των ερωτήσεων.

Επομένως οι γραμμές του πίνακα είναι 1500 και οι στήλες 52. Άρα ο πίνακας είναι 1500x 52. Οι πίνακες αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω επεξεργασία των μετρήσεων. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε ότι τα νούμερα τα οποία περιέχουν οι πίνακες των μετρήσεων δεν αποτελούν ρεαλιστικές τιμές του σήματος. Αυτό είναι φανερό, αφού τα δυναμικά του εγκεφάλου είναι σήματα ασθενή και δεν είναι δυνατόν να είναι της τάξης του 10–1 ή ακόμη του 10-2  Volt. Τα νούμερα που περιέχουν οι πίνακες είναι αυτής της τάξης γιατί είναι αποτέλεσμα κάποιας μεγάλης ενίσχυσης. Με τη μελέτη των μηχανημάτων και των ενισχυτών που παρεμβάλλονται, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το πραγματικό σήμα προκύπτει αν διαιρέσουμε το αντίστοιχο νούμερο με τον αριθμό  50.000. Στην επεξεργασία των μετρήσεων η διαίρεση αυτή δεν έχει γίνει, αφού αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σχετική μεταβολή του σήματος. Απλά αναφέρεται η πραγματική τάξη του σήματος προς αποφυγή παρεξήγησης.

Κλείνοντας την περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι σκοπός μας δεν είναι η αξιολόγηση της μνήμης κάθε ατόμου και ο έλεγχος του αν εκφώνησε σωστά τους αριθμούς που άκουσε. Άλλωστε, οι κυματομορφές που λαμβάνουμε και στις οποίες βασίζεται η έρευνα αυτή δεν αναφέρονται στη στιγμή της απάντησης, αλλά στη στιγμή που το άτομο δέχεται το ερέθισμα. Συγκεκριμένα, καταγράφουμε το διάστημα μεταξύ του πρώτου τόνου και του πρώτου αριθμού, γιατί μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα συντελούνται στον εγκέφαλο οι διάφορες διεργασίες εγρήγορσης, αναγνώρισης, σύγκρισης και επεξεργασίας που αφορούν τα λαμβανόμενα ερεθίσματα.

# 4                                                                      Εφαρμογές της μεθόδου wavelet στην εγκεφαλογραφία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται  μια βιβλιογραφική παρουσίαση ορισμένων εφαρμογών των wavelets στην εγκεφαλογραφία. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από μια σειρά μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί από επιστήμονες τα τελευταία  χρόνια πάνω στο σχετικό αντικείμενο.

## 4.1 Η εφαρμογή της μεθόδου wavelet

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σειρά από μελέτες με βάση τις οποίες αποδεικνύεται ότι η ανάλυση wavelet αποτελεί τη πιο κατάλληλη μέθοδο για τη μελέτη και  ανάλυση της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (ΕΕG) και των εφαρμογών της, αντικαθιστώντας πολλές από τις παραδοσιακές μεθόδους. Σε αυτή τη κατεύθυνση έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες κάποιες από τις οποίες θα παρουσιαστούν στο παρόν κεφάλαιο.

Μια από τις μελέτες που έγιναν πάνω στο σχετικό αντικείμενο πραγματοποιήθηκε το 1997 από τους S. Blanco, A. Figliola, R. Quian Quiroga, O. A. Rosso, και E. Serrano3 με τίτλο “Time-frequency analysis of electroencephalogram series. III. Wavelet packets and information cost function”  και η οποία κατέληξε σε μια σειρά συμπέρασμα τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω. Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματεύεται το πώς με το μετασχηματισμό wavelet και τις παραγόμενες μεθόδους του, είναι δυνατό να καθαριστεί ένα σήμα EEG προκειμένου να ληφθούν οι δυναμικές παράμετροι και οι κρυμμένες πληροφορίες που εμπεριέχονται στη συχνότητα του. Είναι γεγονός ότι τα σήματα EEG τα οποία εμπεριέχουν θόρυβο συνήθως δε λαμβάνονται υπόψη από τους ιατρούς. Η ανάλυση που πραγματοποιείται σε μια τονοκλονική επιληπτική κρίση (tonic-clonic epileptic seizure) χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό wavelet και τα πακέτα κυμάτων έχει δείξει ότι, κατά τη διάρκεια μιας επιληπτικής κρίσης, η σχετική δραστηριότητα του εγκεφάλου παρουσιάζει συχνότητες περίπου στα 10 Hz, και όταν η κρίση πλησιάζει στην  ολοκλήρωση η δραστηριότητα του εγκεφάλου γίνεται πιο αργή, με συχνότητες περίπου στα 4 Hz. Η υψηλής συχνότητας δραστηριότητα των μυών είναι αυτή που κρύβει το σήμα. Αυτές οι υψηλές συχνότητες είναι αυτές που συσσωρεύουν ενέργεια κατά τη διάρκεια της τονικής φάσης της κρίσης. Οι αιχμές που παρατηρήθηκαν εκτελώντας τις wavelet αναλύσεις  στις ζώνες B3 και B4 καθιερώνουν με εύστοχη ακρίβεια την έναρξη και τη λήξη των διαφορετικών φάσεων της τονοκλονικής κρίσης. Χαρακτηρίζουν επίσης τις αλλαγές στη μορφολογία των σημάτων που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με την κλινική συμπτωματολογία.

Σχήμα 14: Σήμα ΕΕG. Η κρίση ξεκινά το 10ο δευτερόλεπτο, η τονική φάση το 35ο και η κλονική φάση το 50ο. Η κρίση ολοκληρώνεται το 80ο δευτερόλεπτο.

Η ανάλυση της συνολικής ενέργειας, της σχετικής ενέργειας, και της ICF (information cost function) σα λειτουργίες του χρόνου έριξε φως στη δυναμική διαδικασία ή τάση της ομαλοποίησης κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτές οι αλλαγές μπορούν μόνο να παρατηρηθούν  πραγματικά μέσω του video-EEG.  Παράλληλα, αναπτύχθηκαν διάφορες αριθμητικές μέθοδοι για την περιγραφή του σήματος EEG στην περιοχή χρόνου-συχνότητας. Ο ορθογώνιος μετασχηματισμός wavelet εμφανίζεται να είναι κατάλληλος, λόγω της ικανότητα του να διαχωρίζει τις διαφορετικές ζώνες συχνότητας  χωρίς τροποποίηση των παραμένουσων. Ειδικά, είναι ακριβής για την ανάλυση των πληροφοριών της δραστηριότητας του εγκεφάλου. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για τη μελέτη της ενεργειακής συσσώρευσης και της ανταλλαγής της μεταξύ των διαφορετικών ζωνών συχνοτήτων, σε διαφορετικά στάδια της κρίσης. Η δυναμικότητα της κρίσης μπορεί επίσης να προσεγγιστεί με την εκτέλεση μιας ανάλυσης βασισμένης στις πληροφορίες της συνάρτησης κόστους, που παρουσιάζει σε ποιο στάδιο και σε ποια ζώνη συχνότητας περιλαμβάνεται μια λιγότερο χαοτική συμπεριφορά.

Σχήμα 15: Η ενέργεια ανά ζώνη κανονικοποιημένη στη συνολική ενέργεια που ανταποκρίνεται στο σήμα ΕΕG του σχήματος 1 σα συνάρτηση του χρόνου.

Το 2003 πραγματοποιήθηκε μια άλλη έρευνα από τους O.A. Rosso και A. Figliola με τίτλο  “Order/disorder in brain electrical activity”. Η παρούσα εργασία περιγράφει τη χρήση των ποσοτικών παραμέτρων που προέρχονται από τον ορθογώνιο διακριτό μετασχηματισμό wavelet όπως εφαρμόζεται στην ανάλυση των ηλεκτρικών σημάτων του εγκεφάλου. Η σχετική ενέργεια wavelet παρέχει τις πληροφορίες για τη σχετική ενέργεια που συνδέεται με τις διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων παρούσες μέσα στο σήμα EEG και επιτρέπουν σε κάποιον να εξακριβώσει τον αντίστοιχο βαθμό σπουδαιότητα τους. Η κανονικοποιημένη συνολική εντροπία wavelet μεταφέρει τις πληροφορίες για το βαθμό ομαλότητας/αναταραχής (order/disorder) που συνδέεται με μια πολλαπλής-συχνότητας απόκριση σημάτων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η χρονική εξέλιξη αυτών των ποσοτικοποιητών δίνει τις πληροφορίες για τη δυναμική που συνδέεται με τα αρχεία EEG. Συγκεκριμένα απεδείχθη ότι η επιληπτική συμπεριφορά στρατολόγησης ρυθμού που αναφέρεται από τους Gastaut και Broughton για τις γενικευμένες επιληπτικές τονοκλονικές κρίσεις περιγράφεται επακριβώς από τη σχετική έννοια της ενέργειας  wavelet. Ταυτόχρονα, οι παρούσες μελέτες δεν απαιτούν τη χρήση του ψηφιακού φιλτραρίσματος. Επίσης, μια σημαντική μείωση στην κανονικοποιημένη συνολική εντροπία wavelet παρατηρήθηκε στην εποχή στρατολόγησης, ένδειξη μιας πιο ρυθμικής και ομαλής συμπεριφοράς του EEG σήματος, συμβατό με τη δυναμική διαδικασία  συγχρονισμού στη δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Σχήμα 16: Η χρονική εξέλιξη της σχετικής ενέργειας wavelet για τις συχνοτικές ζώνες Β3 (συνεχής γραμμή), Β4 ( γραμμή με κουκίδες), Β5 (διακεκομμένη με κουκίδες γραμμή), Β6 (απλή διακεκομμένη γραμμή). Οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν την αρχή και το τέλος της επιληπτικής κρίσης.

Ένα ενδιαφέρον σημείο που υπογραμμίζεται είναι ότι αν και η ομαδοποίηση στις ζώνες συχνότητας υπονοούν μια απώλεια στην ανάλυση της συχνότητας, αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι πιο χρήσιμη από τη μελέτη μεμονωμένων συχνοτήτων ή αιχμών, λόγω της σχέσης μεταξύ των ζωνών συχνότητας και των λειτουργιών  στον εγκέφαλο. Σε αυτό το πλαίσιο, η σχετική ενέργεια wavelet επιτρέπει μια εύκολη ερμηνεία αρκετών λεπτών παραλλαγών συχνότητας σε μια μεμονωμένη έκθεση, κάτι που είναι μερικές φορές δύσκολο να επιτευχθεί με τα παραδοσιακά  EEGs.  Όντας ανεξάρτητη από το εύρος ή την ενέργεια του σήματος, η εντροπία wavelet αποφέρει νέες πληροφορίες για τα σήματα EEG σε σύγκριση με αυτές που λαμβάνονται από τη χρήση της ανάλυσης συχνότητας ή άλλων τυποποιημένων μεθόδων. Η κανονικοποιημένη συνολική εντροπία wavelet έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: (ι) σε αντίθεση με τη φασματική εντροπία, η κανονικοποιημένη συνολική wavelet εντροπία είναι σε θέση να εντοπίζει  τις αλλαγές σε έναν μη στάσιμο σήμα λόγω των χαρακτηριστικών εντοπισμού του μετασχηματισμού wavelet (ii) σε σύγκριση με τη δισδιάστατη ανάλυση και τους Εκθέτες Lyapunov (που καθορίζονται μόνο για στάσιμη συμπεριφορά), ή με τα μέτρα διδιάστασης και χαοτισμού (οι περιορισμοί στασιμότητας αφαιρούνται), ο υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται για τις μελέτες της κανονικοποιημένης συνολικής wavelet εντροπίας είναι σημαντικά μικρότερος.

Σχήμα 17: Η χρονική εξέλιξη της κανονικοποιημένης wavelet εντροπίας (NTWS). Η συνεχής και η διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύουν τη χρονική  εξέλιξη της NTWS με και χωρίς τη συνεισφορά των συχνοτικών ζωνών Β1 και Β2. Οι κάθετες γραμμές αντιπροσωπεύουν την αρχή και το τέλος της επιληπτικής κρίσης.

Ο αλγόριθμος για την αξιολόγηση της  κανονικοποιημένης συνολικής wavelet εντροπίας περιλαμβάνει ακριβώς τη χρήση του μετασχηματισμού wavelet σε ένα πλαίσιο πολλαπλής ανάλυσης. (iii) Η συνεισφορά του θορύβου (εάν συγκεντρώνεται βασικά σε κάποια ζώνη συχνοτήτων) μπορεί να απομονωθεί εύκολα και τέλος, (iv) η κανονικοποιημένη συνολική wavelet εντροπία είναι ελεύθερη από παραμέτρους. Η χρήση των ποσοτικοποιητών  βασισμένων στις μεθόδους χρόνου-συχνότητας (όπως ODWT) μπορεί να συμβάλει στην ανάλυση του εγκεφαλικών ηλεκτρικών αποκρίσεων και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση της δυναμική τους. Βεβαίως, η χρήση αυτών των ποσοτικοποιητών δεν είναι προορισμένη για να αντικαταστήσει τις συμβατικές  EEG αναλύσεις, αλλά για να παρέχει περαιτέρω ιδέες στους ελλοχεύοντες μηχανισμούς του εγκεφάλου.

Την ίδια χρονιά παρουσιάστηκε μια άλλη μελέτη στην οποία έγινε εφαρμογή της ανάλυσης της wavelet εντροπίας στην ηλεκτροεγκεφαλογραφία που αφορά το τραυματισμό του εγκεφάλου. Η μελέτη αυτή συντάχθηκε από τους H. A. Al-Nashash, J. S. Paul και N. V.Thakor και έχει ως τίτλο “Wavelet Entropy Method for EEG Analysis: Application to Global Brain Injury” . Ειδικότερα στη μελέτη αυτή εφαρμόζεται μια νέα μέθοδος η wavelet εντροπία (Subband wavelet εντροπία, SWE) η οποία χρησιμοποιήθηκε για να αναλύσει το EEG που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του σφαιρικού υποξικού-ισχαιμικού τραυματισμού και των επόμενων σταδίων αποκατάστασης. . Η SWE σε κάθε επίπεδο της wavelet ανασύνθεσης απεικονίζει τον ελλοχεύοντα βαθμό της εμφάνισης των αιχμών και της έκρηξης της δραστηριότητας που συνδέεται με το φαινόμενο αποκατάστασης. Με βάση τις παρατηρήσεις που σημειώθηκαν στα είδη της εντροπίας που λήφθηκαν από τα διαφορετικά επίπεδα τραυματισμού, η ομαλοποιημένη μέση εντροπία χρησιμοποιήθηκε για να τεμαχίσει το ΕΕG που αποκαταστάθηκε. Η RWE (residual wavelet entropy) εξετάσθηκε ως μέτρο της φάσης του συγχρονισμού των ΕΕG γεννητριών ρυθμού. Η RWE σε κάθε επίπεδο ανασύνθεσης του σήματος αντανακλά το βαθμό συγχρονισμού των γεννητριών ρυθμού. Η συνέπεια που παρατηρείται στο συγχρονισμό των ζωνών  χαμηλής συχνότητας υποστηρίζει την ιδέα ότι η φάση του συγχρονισμού αντανακλά την ολική ενοποίηση όλων των διαστάσεων και επιπέδων  του εγκεφάλου. Μια πιθανή εφαρμογή χρήσης της SWE είναι η κατάτμηση . Η συνδυασμένη παρουσία των εκρήξεων και της δευτερευούσης δραστηριότητας μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί σα δείκτης των διαφόρων καταστάσεων αποκατάστασης. Μια άλλη σημαντική εφαρμογή της wavelet εντροπίας είναι ο συσχετισμός συγκεκριμένων γεγονότων στη δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αποκατάστασης για τη δημιουργία αντικειμενικών κριτηρίων κατά τη διάρκεια απεικόνισης της εξέλιξης της εγκεφαλικής αποκατάστασης.

Μια άλλη έρευνα η οποία αξίζει να σημειωθεί  πραγματοποιήθηκε  το 2002 με τίτλο “Real-time EEG processing based on Wavelet Transformation”  με θέμα την επεξεργασία του σήματος ΕΕG με το μετασχηματισμό wavelet  σε πραγματικό χρόνο από τους T. Malina, A. Folkers και U.G. Hofmann. Στη προκείμενη έρευνα υποβλήθηκε έκθεση σε ένα νέο σύστημα ανάκτησης δεδομένων, ως τμήμα ενός συστήματος το οποίο μετράει τα σήματα ανάδρασης ΕRP το οποίο χρησιμοποιεί το μετασχηματισμό wavelet για να ανασυνθέσει τα σήματα ΕΕG σε πραγματικό χρόνο στις αντίστοιχες ενεργειακές ζώνες. Λόγω των περιορισμών στη DSP υπολογιστική δύναμη, οι ερευνητές προσαρμόστηκαν στη λιγότερο ευνοϊκή ανασύνθεση από short wavelets, αλλά παρόλα αυτά πέτυχαν ικανοποιητική διάκριση της δύναμης για κλινικές εφαρμογές.

Σχήμα 18:Διάγραμμα της πειραματικής διάταξης χαμηλού κόστους η οποία καταγράφει τα

EEG/ ERPs   κατά τη διάρκεια οδήγησης σε εικονικό περιβάλλον

Σχήμα 19: Διάκριση συχνότητας που επιτυγχάνεται με το μετασχηματισμό wavelet

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση της ανάλυσης wavelet για την εξαγωγή των ΕΕG χαρακτηριστικών για την ανίχνευση ψεύδους. Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2006 από τους Anna Caterina Merzagora, Scott Bunce, Meltem Izzetoglu και Banu Onaral και έχει τίτλο “Wavelet analysis for EEG feature extraction in deception detection”. Ο στόχος αυτής της προκαταρκτικής μελέτης ήταν να ερευνηθεί η δυνατότητα των wavelet χαρακτηριστικών γνωρισμάτων  που λήφθηκαν από το EEG να διαφοροποιούν την αλήθεια από την εξαπάτηση κατά τη διάρκεια ενός χαμηλού στόχου ανησυχίας. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι συντελεστές wavelet που αντιστοιχούν στα βήτα κύματα βρέθηκαν να διαφοροποιούνται όταν οι εξεταζόμενοι έλεγαν την αλήθεια σε σχέση με όταν έλεγαν ψέματα. Αυτά τα αποτελέσματα προτείνουν ότι οι συντελεστές wavelets θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ως νέα ή πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα προκειμένου να ανιχνευθεί το ψεύδος χρησιμοποιώντας τα EEG σήματα. Η ανάγκη για την κοινή ανάλυση χρόνου-συχνότητας τεκμηριώθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι οι παραδοσιακές αναλύσεις χρόνου και πεδίου συχνότητας απέτυχαν να παρουσιάσουν οποιαδήποτε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ειλικρινών και παραπλανητικών απαντήσεων για αυτό το πειραματικό πρωτόκολλο. Αντίθετα οι συντελεστές wavelet με μια κοινή συνεισφορά χρόνου–συχνότητας που ανταποκρίνεται στο βήτα ρυθμό μπόρεσαν να διακρίνουν την αλήθεια από το ψέμα σε χρονικά παράθυρα από 300 σε 1000 ms μετά τη διέγερση. Βασιζόμενοι σε αυτά τα  προκαταρκτικά αποτελέσματα, η εφαρμογή των χαρακτηριστικών ΕΕG βασισμένων σε ανάλυση wavelet για την ανίχνευση ψεύδους είναι ελπιδοφόρα. Μεγαλύτερα μεγέθη δειγμάτων, μαζί με διαφορετικά πρωτόκολλα είναι απαραίτητη για την εξέταση της γενικότητας των ξεχωριστών χαρακτηριστικών που αναγνωρίζονται εδώ. Επιπρόσθετα, η μεγαλύτερη διακύμανση απαντήσεων όπως και οι μέσοι όροι των αποκρίσεων θα μπορούσαν να ερευνηθούν, καθώς οι περισσότερες από τις σημαντικότερες διαφορές σε αυτές τις αναλύσεις είχαν εντοπισθεί σε μεγαλύτερα διαστήματα ερεθισμού-αντίδρασης.

# 5                                                                                        Η θεωρία των wavelets

Στο κεφάλαιο αυτό  δίνεται όλο το θεωρητικό υπόβαθρο σε ότι αφορά τα wavelets. Για την ακρίβεια παρουσιάζεται όλο το θεωρητικό και μαθηματικό υπόβαθρο της μεθόδου επεξεργασίας με wavelets το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη κατανόηση βασικών εννοιών.

## 5.1 Εισαγωγή

Τα wavelets είναι μαθηματικές συναρτήσεις που χωρίζουν μια συνάρτησή ή κατανομή δεδομένων σε συχνοτικές συνιστώσες, και μελετούν κάθε συνιστώσα με ακρίβεια ανάλογη του μεγέθους της. Εκτελούν παρόμοια λειτουργία με τον μετασχηματισμό Fourier, με πλεονεκτήματα στην ανάλυση φυσικών σημάτων με ασυνέχειες ή κορυφές (spikes) .

Σχήμα 20: Εγκεφαλογραφήματα δύο ατόμων, ενός υγιούς και ενός που πάσχει από τη νόσο του Alzheimer

Σχήμα  21: Wavelet μετασχηματισμοί των δύο παραπάνω σημάτων

Όταν στη συνέχεια θα αναφερόμαστε σε φυσικό σήμα, εννοούμε μια συνάρτηση η οποία χαρακτηρίζεται στον χρόνο από μεγάλα διαστήματα με μικρό συχνοτικό περιεχόμενο, και μικρά διαστήματα μεγάλου συχνοτικού περιεχομένου.

Τέτοιας μορφής είναι τα περισσότερα φυσικά σήματα, όπως σεισμογράμματα, ηλεκτροκαρδιογραφήματα (ECG), εγκεφαλογραφήματα (EEG), κτλ. Στα παραπάνω σχήματα βλέπουμε δύο ECG διαγράμματα και από κάτω τους αντίστοιχους wavelet μετασχηματισμούς τους. Το πρώτο άτομο είναι απόλυτα υγιές, ενώ το δεύτερο πάσχει από τη νόσο του Alzheimer. Ενώ στο πεδίο του χρόνου τα δύο σήματα δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές, δεν ισχύει το ίδιο και για τους μετασχηματισμούς τους. Χρησιμοποιώντας τους μετασχηματισμούς των σημάτων, μπορούμε άμεσα να διακρίνουμε τον ασθενή, προσφέροντας τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης. Και αν στην περίπτωση της συγκεκριμένης νόσου δεν έχει νόημα η έγκαιρη προειδοποίηση, δεν ισχύει το ίδιο και για παθήσεις της καρδιάς ή του εγκεφάλου. Μια συγκεκριμένη ακολουθία συχνοτήτων στο πεδίο του μετασχηματισμού (pattern) μπορεί να προειδοποιήσει για τυχόν δυσλειτουργίες και να προλάβει ανεπιθύμητα συμπτώματα.

Τα Wavelets αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα στα πεδία των μαθηματικών, της κβαντικής φυσικής , της ηλεκτρομηχανικής και σεισμικής γεωλογίας. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των επιστημών  τα τελευταία δέκα χρόνια οδήγησε σε πολλές νέες εφαρμογές wavelet όπως η συμπίεση εικόνας , η ανθρώπινη όραση, τα  radar, και η πρόβλεψη σεισμών.

Η θεμελιακή ιδέα πίσω από τα wavelets είναι η ανάλυση σύμφωνα με τη κλίμακα (scale). Πράγματι, ορισμένοι ερευνητές στο πεδίο των wavelet θεωρούν ότι με τη χρήση των wavelets υιοθετείται μια νέα αντίληψη στην επεξεργασία δεδομένων. Τα Wavelets είναι συναρτήσεις που ικανοποιούν συγκεκριμένες μαθηματικές απαιτήσεις και χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση δεδομένων ή σε άλλες λειτουργίες. Η ιδέα  αυτή δεν είναι καινούρια. Η προσέγγιση της χρήσης επαλληλίας λειτουργιών υπάρχει από τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο Joseph Fourier ανακάλυψε ότι μπορούσε να επιθέσει ημίτονα και συνημίτονα για απεικόνιση άλλων συναρτήσεων. Ωστόσο, στην ανάλυση wavelet, η κλίμακα που χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε τα δεδομένα παίζει ένα ξεχωριστό ρόλο. Οι Wavelet αλγόριθμοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σε διαφορετικές κλίμακες ή αναλύσεις. Αν παρατηρούμε ένα σήμα σε μεγάλο «παράθυρο» θα παρατηρήσουμε μεγάλα χαρακτηριστικά . Παρόμοια αν κοιτάμε ένα σήμα με μικρό «παράθυρο» θα παρατηρούσαμε μικρά χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα  στην ανάλυση wavelet μιλώντας μεταφορικά είναι να βλέπουμε και το δάσος και τα δέντρα. Αυτό το κάνει ενδιαφέρον και χρήσιμο.

Για πολλές δεκαετίες οι επιστήμονες ήθελαν πιο κατάλληλες συναρτήσεις από τα ημίτονα και συνημίτονα που περιέχουν τη βάση για τη  Fourier ανάλυση για να προσεγγίσουν κυματοειδή ασυνεχή σήματα .  Από τον ορισμό τους ,αυτές οι συναρτήσεις δεν είναι τοπικές ( και τείνουν στο άπειρο) . Γι’ αυτό το λόγο προσφέρουν ελάχιστα στη προσέγγιση απότομων αιχμών  Όμως με την ανάλυση wavelet μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις που περιέχονται επακριβώς σε πεπερασμένα πεδία ορισμού. Τα Wavelets είναι κατάλληλα για τη προσέγγιση δεδομένων με απότομες ασυνέχειες.

Η διαδικασία της ανάλυσης wavelet έγκειται  στην υιοθέτηση μιας  wavelet πρωτότυπης  συνάρτησης που λειτουργεί ως αρχέτυπο και καλείται mother wavelet (μητρικό wavelet).  Χρονική ανάλυση πραγματοποιείται με μια συμβαλλόμενη υψηλής συχνότητας έκδοση του αρχέτυπου wavelet,  ενώ η ανάλυση συχνότητας πραγματοποιείται με μια διευρυμένη χαμηλής συχνότητας έκδοση του ίδιου wavelet.  Εξαιτίας του γεγονότος ότι το αυθεντικό σήμα ή συνάρτηση μπορεί να απεικονιστεί με ένα ανάπτυγμα wavelet (χρησιμοποιώντας συντελεστές σε ένα γραμμικό συνδυασμό συναρτήσεων wavelet ), η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας απλά τους αντίστοιχους συντελεστές wavelet.. Και εάν επιλεγούν περαιτέρω τα wavelets  που προσαρμόζονται καλύτερα στα δεδομένα , ή περικόπτουν τους συντελεστές  κάτω από ένα κατώτατο όριο, τα δεδομένα απεικονίζονται σποραδικά. Αυτή η αραιή κωδικοποίηση κάνει τα wavelets ένα άριστο εργαλείο στο πεδίο της συμπίεσης δεδομένων. Άλλα εφαρμοσμένα πεδία που χρησιμοποιούν wavelets περιλαμβάνουν την αστρονομία, ακουστική, πυρηνική εφαρμοσμένη μηχανική, κωδικοποίηση υποζωνών, σήμα και επεξεργασία εικόνας, νευροφυσιολογία, μουσική, μαγνητική αντήχηση απεικόνιση, λεκτική διάκριση, οπτική, αναταραχή, πρόβλεψη σεισμών, ραντάρ, ανθρώπινη όραση, και καθαρές εφαρμογές μαθηματικών όπως η επίλυση των μερικών διαφορικών εξισώσεων

## 5.2 Ιστορική Ανασκόπηση

Στην ιστορία των μαθηματικών, η ανάλυση wavelet  παρουσιάζει διαφορετικές προελεύσεις . Ένα μεγάλο μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε στη δεκαετία του '30, και  τότε οι μεμονωμένες προσπάθειες δεν εμφανίστηκαν να είναι μέρος της  συναφούς θεωρίας.

Πριν από το 1930, ο κύριος κλάδος των μαθηματικών που οδηγεί στα  wavelets άρχισε με τον Joseph Fourier (1807) με τις θεωρίες του ανάλυσης συχνότητας, τώρα συχνά καλούμενες ως ανάλυση Fourier. Βεβαίωσε ότι οποιαδήποτε 2π περιοδική συνάρτηση  f(x) είναι το άθροισμα

της σειράς  Fourier. Οι συντελεστές αο , ακ,  bκ  υπολογίζονται με βάση τους τύπους

,  ,

Ο ισχυρισμός του Fourier διαδραμάτισε έναν ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη της γνώσης που είχαν τότε οι μαθηματικοί για τις συναρτήσεις. Άνοιξε την πόρτα σε έναν νέο συναρτησιακό κόσμο.

Μετά το 1807, με το να ερευνήσει την έννοια των συναρτήσεων, τη σύγκλιση των σειρών Fourier, και τα ορθογώνια συστήματα, οδήγησε βαθμιαία τους μαθηματικούς από την προηγούμενη έννοιά της ανάλυσης συχνότητας στην έννοια της ανάλυσης κλίμακας. Αυτό σημαίνει ανάλυση της f(x)  με τη δημιουργία των μαθηματικών δομών που ποικίλλουν στην κλίμακα. Δηλαδή κατασκεύασε μια συνάρτηση, τη μετατόπισε κατά ένα μέρος, και άλλαξε την κλίμακά της. Εφάρμοσε αυτή τη δομή στη προσέγγιση ενός σήματος. Στη συνέχεια επανάλαβε τη διαδικασία. Πήρε εκείνη την βασική δομή, την μετατόπισε, και τη διαβάθμισε ξανά. Το εφάρμοσε στο ίδιο σήμα για να πάρει μια νέα προσέγγιση και ούτω καθεξής. Προκύπτει ότι αυτό το είδος της ανάλυσης κλίμακας είναι λιγότερο ευαίσθητο στο θόρυβο επειδή μετρά τις μέσες διακυμάνσεις του σήματος στις διάφορες κλίμακες

Η πρώτη  αναφορά στα wavelets  εμφανίστηκε σε ένα παράρτημα στη διατριβή του Α. Haar (1909). Μια ιδιότητα του Haar wavelet είναι ότι έχει συμπαγή υποστήριξη, το οποίο σημαίνει ότι εξαφανίζεται έξω από ένα πεπερασμένο διάστημα. Δυστυχώς, τα  Haar wavelets δεν είναι συνεχώς διαφορήσιμα γεγονός που περιορίζει τις εφαρμογές τους.

Στη δεκαετία του '30, διάφορες ομάδες που εργάζονταν ανεξάρτητα ερεύνησαν την αναπαράσταση συναρτήσεων  χρησιμοποιώντας  διαφορετικής κλίμακας συναρτήσεις βάσης. Η κατανόηση των εννοιών των συναρτήσεων βάσης  και των διαφορετικής κλίμακας συναρτήσεων βάσης είναι βασικές στην κατανόηση των wavelets.

Με τη χρήση μιας διαφορετικής κλίμακας συνάρτησης βάσης που ονομάζεται συνάρτηση βάσης Haar ο Paul Levy , ένας φυσικός της δεκαετίας του '30, ερεύνησε την  brownιανη κίνηση, ένα τύπο τυχαίου σήματος . Ανακάλυψε μια   Haar συνάρτησης βάσης ανώτερη της συνάρτησης βάσης Fourier  για τη μελέτη των μικρών περίπλοκων λεπτομερειών μέσα στη brownιανη κίνηση.

Μια άλλη έρευνα στη δεκαετία του '30  από τους Littlewood, Paley, και Stein εμπεριείχε τον υπολογισμό της ενέργειας μιας συνάρτησης

Ο υπολογισμός παρήγαγε τα διαφορετικά αποτελέσματα εάν η ενέργεια συγκεντρωνόταν γύρω από μερικά σημεία ή κατανέμονταν σε ένα μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό το αποτέλεσμα προβλημάτισε τους επιστήμονες επειδή έδειξε ότι η ενέργεια δύναται να μην διατηρείται. Οι ερευνητές ανακάλυψαν μια συνάρτηση που μπορεί να ποικίλει στην κλίμακα και μπορεί να συντηρεί την ενέργεια με βάση τον υπολογισμό της ενέργειας της συνάρτησης.  Η εργασία τους προσέφερε στον David Marr έναν αποτελεσματικό αλγόριθμο για την αριθμητική επεξεργασία εικόνας που χρησιμοποιεί wavelets στις αρχές του 1980.

Μεταξύ 1960 και 1980, οι μαθηματικοί Guido Weiss και ο Ronald R. Coifman μελέτησαν τα απλούστερα στοιχεία του διαστήματος μιας συνάρτησης, που καλούνται άτομα, με στόχο να ανακαλύψουν τα άτομα για μια κοινή συνάρτηση και  τους «κανόνες  συναρμολόγησης» που επιτρέπουν την αναδημιουργία όλων των στοιχείων στο διάστημα της συνάρτησης που χρησιμοποιεί αυτά τα άτομα. Το 1980, οι Grossman και Morlet,  φυσικός και μηχανικός αντίστοιχα, προσδιόρισαν ευρέως τα wavelets στα πλαίσια της κβαντικής φυσικής. Αυτοί οι δύο ερευνητές παρείχαν έναν τρόπο σκέψης για τα wavelets βασισμένο στη φυσική διαίσθηση.

Το 1985, ο Stephane Mallat έδωσε στα wavelets ένα πρόσθετο άλμα-έναρξης μέσω της εργασίας του στη ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Ανακάλυψε μερικές σχέσεις μεταξύ των φίλτρων τετραγωνισμού ειδώλου, των αλγόριθμων πυραμίδων, και των ορθοκανονικών wavelets  βάσης. Εμπνευσμένος μερικώς από αυτά τα αποτελέσματα, ο Υ. Meyer κατασκεύασε τα πρώτα ουσιώδη wavelets. Αντίθετα από τα Haar wavelets, τα Meyer wavelets είναι συνεχώς διαφορήσιμα, εντούτοις δεν έχουν τη συμπαγή υποστήριξη. Μερικά έτη αργότερα, ο Ingrid Daubechies χρησιμοποίησε το έργο του Mallat για να κατασκευάσει ένα σύνολο  ορθοκανονικών wavelet συναρτήσεων βάσης που έχουν γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος των wavelet  εφαρμογών σήμερα.

## 5.3 Μαθηματικοί Ορισμοί

### 5.3.1 Διανύσματα Βάσης

Ας θεωρήσουμε έναν καρτεσιανό δισδιάστατο χώρο. Σε αυτόν κάθε διάνυσμα με αρχή το κέντρο του συστήματος συντεταγμένων, ορίζεται με βάση τις συντεταγμένες του σημείου τέλους του.

Σχήμα 22: Το διάνυσμα (3,2) στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων

Στο σχήμα, το διάνυσμα α, έχει συντεταγμένες , τις συντεταγμένες δηλαδή του σημείου τέλους του Β (3,2). Στην πραγματικότητα, έχουμε αναλύσει ή εκφράσει το διάνυσμα α ως έναν γραμμικό συνδυασμό δύο άλλων διανυσμάτων, των i και j. Δηλαδή:. Ένα οποιοδήποτε διάνυσμα του δισδιάστατου χώρου, μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός των δύο αυτών μοναδιαίων () διανυσμάτων. (Για τον ορισμό του μέτρου ή νόρμας των διανυσμάτων χρησιμοποιούμε την Ευκλείδεια Απόσταση).

Τα i, j λέμε ότι αποτελούν τη βάση του δυσδιάστατου διανυσματικού χώρου V. Έτσι, οποιοδήποτε διάνυσμα στον V, μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων βάσης. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια βάσεις για τον ίδιο διανυσματικό χώρο. Ωστόσο, αυτές θα περιλαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μοναδιαίων διανυσμάτων, που θα καλείται διάσταση του V. Στην περίπτωσή μας V=2. Επιπλέον, τα i, j είναι ορθογώνια και μοναδιαία. Δηλαδή το εσωτερικό τους γινόμενο είναι 0 (κάθετα, γραμμικώς ανεξάρτητα), , και το μέτρο τους ίσο με τη μονάδα, . Λέμε σε αυτή την περίπτωση ότι τα διανύσματα είναι μεταξύ τους ορθοκανονικά.

Γενικά, για έναν ν-διάστατο χώρο έχουμε μια βάση διανυσμάτων με ν διανύσματα  , ορθοκανονικά μεταξύ τους:

Η συνάρτηση δ, ονομάζεται συνάρτηση δ του Kronecker. Ένα τυχαίο διάνυσμα α μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων βάσης.

Όπου ci είναι οι συνιστώσες (coefficients) του διανύσματος α. Πλέον, προκειμένου να περιγράψουμε το διάνυσμα α είναι αναγκαία η γνώση μόνο αυτών των συνιστωσών.

### Μετασχηματισμός Fourier

Με τον ίδιο τρόπο που αναλύουμε ένα διάνυσμα σε ένα γραμμικό συνδυασμό από τα διανύσματα βάσης, μπορούμε να αναλύσουμε και μια συνάρτηση σε έναν γραμμικό συνδυασμό από συναρτήσεις βάσης.

Η ιδέα αυτή ανήκει στον Γάλλο μαθηματικό J. Fourier, ο οποίος το 1822 απέδειξε πως οποιαδήποτε περιοδική συνάρτηση μπορεί να εκφραστεί ως ένα άπειρο άθροισμα εκθετικών, μιγαδικών, περιοδικών συναρτήσεων. Αρκετά χρόνια μετά την ανακάλυψη αυτή, οι ιδέες του γενικεύτηκαν και για μη περιοδικές συναρτήσεις, όπως και για περιοδικά ή μη περιοδικά διακριτά σήματα.

Ο λεγόμενος μετασχηματισμός Fourier έχει την ακόλουθη μορφή:

Όπου f η συχνότητα, t ο χρόνος, x(t) το σήμα στο πεδίο του χρόνου, και X(f) το σήμα στο πεδίο της συχνότητας. Η σχέση (1) καλείται μετασχηματισμός Fourier, ενώ η σχέση (2) αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier. Αν στη σχέση (1) δώσουμε μια τιμή, έστω 10Hz, και υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα, θα προκύψει ένας αριθμός. Αυτός πολύ απλά δηλώνει πόσο σημαντική είναι η συχνότητα των 10Hz στο σήμα x(t). Εάν Χ(10)=0, τότε η συχνότητα των 10 Hz δεν υπάρχει καν στο σήμα.

Σημειώνουμε την ακόλουθη σχέση:

Επομένως η συνάρτησή μας μπορεί να γραφεί σαν ένα άθροισμα άπειρων όρων της μορφής:

Η παραπάνω άπειρη σειρά ονομάζεται σειρά Fourier, με την οποία μπορούμε να αναλύσουμε μια συνάρτηση σε ένα γραμμικό συνδυασμό των συναρτήσεων βάσης. Παρατηρούμε ότι η βάση συναρτήσεων που αποτελείται από συνημίτονα ή ημίτονα διαφορετικών συχνοτήτων έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

Όπως ακριβώς και στη βάση του διανυσματικού χώρου, εδώ οι συναρτήσεις της βάσης είναι μεταξύ τους ορθοκανονικές. Άρα τελικά ο μετασχηματισμός Fourier αποτελεί αποσύνθεση μιας περιοδικής ή μη περιοδικής συνάρτησης, σε μια βάση συναρτήσεων που αποτελείται από συνημίτονα ή ημίτονα διαφορετικών συχνοτήτων. Οποιαδήποτε συνάρτηση μπορεί να εκφραστεί με μια τέτοια μορφή, γεγονός που καθιστά τον μετασχηματισμό Fourier πολύτιμο εργαλείο για την ανάλυση οποιουδήποτε σήματος. Ας ακολουθήσουμε την παρακάτω εφαρμογή.

Θα πραγματοποιήσουμε τον μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης:

Προφανώς η συνάρτηση περιλαμβάνει τις συχνότητες των 5, 10, 20 και 50 Hz. Η γραφική παράσταση της x(t) είναι:

Σχήμα 23: Η γραφική παράσταση της x(t)

Αντίστοιχα, η γραφική παράσταση του μετασχηματισμού Fourier είναι:

Σχήμα 24: Ο μετασχηματισμός Fourier της x(t)

Παρατηρούμε πως οι μόνες συχνότητες είναι αυτές των 5, 10, 20 και 50 Hz. Ουσιαστικά σε αυτά τα 4 σημεία έχουμε τις μόνες μη μηδενικές τιμές.

Ο μετασχηματισμός Fourier χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση σημάτων και αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία μαθηματικής ανάλυσης, έχοντας όμως συγκεκριμένα μειονεκτήματα, που θα καταδείξουμε στο επόμενο παράδειγμα.

Θεωρούμε το ακόλουθο σήμα, το οποίο για τα πρώτα 250 sec είναι συνημίτονο συχνότητας 10Hz, έπειτα συνημίτονο συχνότητας 5Ηz, και αντίστοιχα 20 και 50Ηz. Η γραφική του παράσταση φαίνεται στο σχήμα.

Σχήμα 25: Η γραφική παράσταση της g(t)

Συγκρίνοντας τα σχήματα 23 και 25 είναι προφανές ότι τα σήματα είναι διαφορετικά στο πεδίο του χρόνου. Ας πάρουμε όμως τον μετασχηματισμό Fourier της g(t). Η γραφική του παράσταση ακολουθεί.

Σχήμα 26: Ο μετασχηματισμός Fourier της g(t), όμοιος με της x(t)

Συγκρίνοντας τώρα τα σχήματα 24 και 26, παρατηρούμε κάτι ενδιαφέρον. Οι μετασχηματισμοί Fourier των κατά τα άλλα εντελώς διαφορετικών συναρτήσεων x(t) και g(t) είναι όμοιοι. Δύο διαφορετικά δηλαδή σήματα στο πεδίο του χρόνου, είναι όμοια στο πεδίο της συχνότητας. Τι ακριβώς όμως συμβαίνει, και που οφείλεται αυτό το παράδοξο;

Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας τη συνάρτηση g(t). Ας αγνοήσουμε όλες τις τιμές της πέρα από τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, οπότε η συνάρτηση είναι ένα συνημίτονο συχνότητας 10Hz. Ο μετασχηματισμός Fourier δίνει μία μόνο τιμή, στα 10 Hz, δηλαδή η συνάρτηση φέρει μόνο μία συχνότητα.

Αντίστοιχα, για τα υπόλοιπα 10 sec το συχνοτικό περιεχόμενο της συνάρτησης αλλάζει, και γίνεται 5Ηz. Ομοίως και για τα υπόλοιπα δύο χρονικά διαστήματα. Άρα δηλαδή, το συχνοτικό περιεχόμενο της g(t) δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ένα τέτοιο σήμα καλείται μη στατικό (non stationary). Το αντίθετο συμβαίνει με την συνάρτηση x(t), η οποία κάθε χρονική στιγμή περιλαμβάνει ταυτόχρονα και τις τέσσερις συχνότητες. Το σήμα αυτό χαρακτηρίζεται στατικό (stationary).

Ας εξετάσουμε τώρα τη σχέση (1), του μετασχηματισμού Fourier. Ο λόγος που δεν μπορούμε να διακρίνουμε την χρονική αλληλουχία των συχνοτήτων της συνάρτησης g(t), είναι το ολοκλήρωμα σε όλο το πεδίο του χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο χάνεται οποιαδήποτε πληροφορία για το πότε εμφανίζεται κάθε συχνότητα στο υπό εξέταση σήμα. Με άλλα λόγια, ο μετασχηματισμός Fourier μας πληροφορεί για το ποιες συχνότητες υπάρχουν στο σήμα, και όχι για το πότε εμφανίζεται η κάθε μια. Άρα δύο σήματα, ένα στατικό και ένα μη στατικό, μπορεί να έχουν τον ίδιο μετασχηματισμό Fourier.

Η παρατήρηση μας θα μπορούσε να σταματήσει σε αυτό το σημείο, αν η συμπεριφορά αυτή του μετασχηματισμού δεν είχε άμεσο αντίκτυπο σε πρακτικές εφαρμογές. Λόγου χάρου, εάν καταγράψουμε τους κραδασμούς ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, θα μας ενδιέφερε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια συχνότητα εμφανίζεται σε κάθε χρονική στιγμή. Έτσι, μια υψηλή συχνότητα τα πρώτα 2sec (εκκίνηση) υποδηλώνει βλάβη στη μίζα του κινητήρα. Αντίστοιχα, σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, η ακριβής ακολουθία των συχνοτήτων κατά τη διάρκεια ενός παλμού, μπορεί να πληροφορήσει για βλάβη ή ανεπάρκεια σε κάποια βαλβίδα ή κοιλία.

Σχήμα 28 : Φασματική ανάλυση των κραδασμών ΚΕΚ

Μας ενδιαφέρει συνεπώς μια μορφή χρόνο-συχνοτικής αναπαράστασης (time-frequency representation) του σήματος, όπου θα γνωρίζουμε σε κάθε χρονική στιγμή ποιες συχνότητες υπάρχουν στο σήμα.

Θα δώσουμε την απάντηση πρώτα διαισθητικά. Στο σχήμα 27, έχουμε την γραφική παράσταση της συνάρτησης g(t) για όλο το πεδίο ορισμού της. Επιπλέον, είναι σημειωμένα τα διαστήματα όπου το συχνοτικό περιεχόμενο του σήματος παραμένει σταθερό. Ας υποθέσουμε ότι αγνοούμε όλες τις τιμές της συνάρτησης, εκτός από εκείνες του πρώτου διαστήματος. Εάν πάρουμε τον μετασχηματισμό Fourier αυτής του κομματιού, θα πάρουμε την μοναδική συχνότητα που υπάρχει στο σήμα, των 10 Hz. Εάν στη συνέχεια κάνουμε την ίδια κίνηση και για το δεύτερο παράθυρο του σήματος, ο μετασχηματισμός Fourier της νέας συνάρτησης θα έχει την τιμή των 5 Hz. Συνολικά υπάρχουν 4 τέτοια παράθυρα. Εάν επιχειρήσουμε να σχεδιάσουμε τα αποτελέσματα σε ένα σύστημα τριών διαστάσεων (πλάτος – συχνότητα -χρόνος) θα πάρουμε το ακόλουθο διάγραμμα.

Σχήμα 29: Παραθυρικός μετασχηματισμός Fourier του σήματος g(t)

Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο πως ο μετασχηματισμός Fourier ενός πραγματικού σήματος είναι συμμετρικός, περιλαμβάνοντας και μια επιπλέον ομάδα συχνοτήτων που ενώ δεν έχουν κανένα φυσικό περιεχόμενο, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενέργειας του σήματος. Ας αγνοήσουμε την δεύτερη ομάδα συχνοτήτων, όπως επίσης τις τιμές στους άξονες, και ας εξετάσουμε το σχήμα ποιοτικά. Είναι φανερό πως πλέον, μπορούμε να έχουμε την ζητούμενη πληροφορία, το ποια δηλαδή συχνότητα εμφανίζεται σε ποια χρονική στιγμή.

### 5.3.3 Short Term Fourier Transformation - STFT

Το ακριβές μαθηματικό εργαλείο που κατορθώνει αυτή την αναπαράσταση είναι ο STFT (Short Term Fourier Transformation) ή αλλιώς WFT (Windowed Fourier Transformation). Λειτουργεί ακριβώς όπως αναφέραμε προηγουμένως. Κόβει το σήμα σε διαδοχικά παράθυρα και υπολογίζει τον κλασσικό μετασχηματισμό Fourier κάθε παραθύρου. Έτσι, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι τα πρώτα 2 sec υπήρχαν οι τάδε συχνότητες, τα επόμενα 2 οι δείνα, κοκ. Τελικά μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπαράσταση του σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας.

Το μόνο σημείο που μένει να διευκρινιστεί είναι το πως κατορθώνουμε αυτή την παραθυροποίηση, δηλαδή πως χωρίζουμε το σήμα μας σε περιοχές. Θυμίζουμε την σχέση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier:

Διαισθητικά, αποφασίσαμε να πάρουμε ένα παράθυρο της συνάρτησης και να υπολογίσουμε τον μετασχηματισμό Fourier αυτού του τμήματος. Μπορούμε λοιπόν να πολλαπλασιάσουμε την συνάρτηση x(t) με μία κατάλληλα επιλεγμένη συνάρτηση g(t), που έχει μηδενική τιμή για όλο το πεδίο ορισμού της, εκτός από ένα μικρό διάστημα. Μια τέτοια συνάρτηση μπορεί να είναι η Gaussian ή η δεύτερη παράγωγός της, Mexican Hat. Έχουμε λοιπόν:

Με τον τρόπο αυτό θα πάρουμε τον μετασχηματισμό Fourier ενός παραθύρου της x(t). Για να χωρίσουμε όλη την συνάρτηση σε παράθυρα, έχουμε:

Μετατοπίζουμε δηλαδή την w(t) σε όλο το πεδίο ορισμού της συνάρτησης x(t), με την βοήθεια της t΄. Η σχέση αυτή αποτελεί τον ορισμό του STFT. Γραφικά, θα μπορούσαμε να συλλάβουμε την παραπάνω διαδικασία ως εξής:

Σχήμα 30 : Αναπαράσταση διαδικασίας STFT

Η συνάρτηση w(t) καλείται windowing function, και προφανώς, το εύρος στο οποίο έχει μη μηδενικές τιμές (μήκος του παραθύρου) είναι σταθερό. Η τελευταία παρατήρηση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς δίνει το έναυσμα για την εισαγωγή του wavelet μετασχηματισμού.

### 5.3.4 Wavelet Transformation

Επιστρέφουμε πίσω στο αρχικό μας παράδειγμα στην ενότητα 5.1, όπου διατυπώσαμε τις έννοιες της ανάλυσης (resolution) και της κλίμακας (scale). Ας υποθέσουμε ότι η συνάρτηση της οποίας θα πάρουμε τον STFT έχει ένα μεγάλο χαμηλόσυχνο διάστημα. Είναι ευνόητο ότι μέσα σε αυτό το διάστημα το συχνοτικό περιεχόμενο είναι σταθερό. Όμως, ο STFT, ακριβώς επειδή η συνάρτηση w(t) έχει σταθερό εύρος, θα χωρίσει το εν λόγω διάστημα σε περισσότερα υποδιαστήματα. Κάτι τέτοιο είναι προφανώς σπατάλη πόρων, καθώς αρκεί ένα μόνο μεγάλο παράθυρο για να μας δώσει την ίδια πληροφορία.

Ανάλογα, ας υποθέσουμε ότι η συνάρτηση x(t) έχει ένα πολύ μικρό διάστημα (μικρότερο του εύρους του παραθύρου) όπου εμφανίζει πολύ υψηλό συχνοτικό περιεχόμενο. Εάν πάρουμε ένα μεγάλο παράθυρο, είναι σαν να χρησιμοποιούμε τον κλασσικό μετασχηματισμό Fourier, μπερδεύοντας δηλαδή την αλληλουχία των υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μικρύνουμε το παράθυρο. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αυξομειώσουμε το εύρος του παραθύρου ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Θα ονομάσουμε το s κλίμακα (scale) και η φυσική του ερμηνεία είναι ίδια με την κλίμακα που συναντάμε στην χαρτογραφία όμως εδώ έχει αντίστροφη επίδραση στο σήμα. Όταν μειώνεται η κλίμακα αυξάνεται το εύρος του παραθύρου (zoom out) και όταν αυξάνεται η κλίμακα έχουμε μείωση του εύρους του παραθύρου (zoom in).

Αν κάνουμε άλλη μια προσθήκη στην παραπάνω σχέση, θα προκύψει η σχέση ορισμού του Wavelet μετασχηματισμού (WT –Wavelet Transformation).

Έχουμε αντικαταστήσει τη συνάρτηση w με τη συζυγή της, ψ, η οποία καλείται mother wavelet function. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε συνάρτηση που έχει μόνο ένα μικρό διάστημα μη μηδενικών τιμών (και άρα μοιάζει με ένα μικρό κύμα: wavelet). Προφανώς αλλάζοντας την τιμή της s, σχηματίζουμε μια νέα συνάρτηση η οποία μοιάζει με την ψ, από όπου και ο όρος mother wavelet.

Επιπλέον, μπροστά από το ολοκλήρωμα έχουμε προσθέσει και τον παράγοντα . Όπως αναφέραμε προηγουμένως, όταν αυξάνουμε το s, αυξάνουμε του εύρος του παραθύρου, όμως λόγω της τελευταίας προσθήκης, μειώνουμε ταυτόχρονα και την σημασία του συγκεκριμένου όρου. Άρα μεγαλώνοντας την κλίμακα, μειώνουμε την ανάλυση, αλλά και το αντίστροφο. Και πάλι χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του χάρτη, όσο περισσότερο αυξάνεται η κλίμακα, τόσο πιο αδρές φαίνονται οι λεπτομέρειες. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και εδώ. Έχουμε την δυνατότητα χάρη στην παράμετρο s να εξετάζουμε είτε μεγάλα τμήματα της συνάρτησης με μικρή ανάλυση, είτε μικρά τμήματα με μεγάλη λεπτομέρεια. Για ποιο λόγο όμως μια τέτοια ιδιότητα είναι επιθυμητή;

#### 5.3.4.1 Αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg

Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση, και ας θυμηθούμε πως η συχνότητα f ενός περιοδικού σήματος υπολογίζεται αναγνωρίζοντας την περίοδο T και αντιστρέφοντας, οπότε αμέσως προκύπτει η μία και μοναδική συχνότητα του σήματος. Αυτά για τα περιοδικά σήματα. Στα μη περιοδικά, σε ένα χρονικό διάστημα Δt υπάρχει ένα σύνολο συχνοτήτων, όπως άλλωστε ορίζει και ο μετασχηματισμός Fourier. Όσο μειώνουμε το εύρος Δt, ασχολούμαστε με την σημειακή μεταβολή του σήματος, και προσεγγίζουμε πολύ καλύτερα τη συχνότητά του στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ιδανικά θα θέλαμε να γνωρίζουμε τη συχνότητα του σήματος σε κάθε χρονική στιγμή. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αν θέσουμε το εύρος του παραθύρου Δt ίσο με μηδέν. Είναι όμως εφικτό; Η απάντηση είναι δυστυχώς όχι, και οφείλεται στην αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg.

Με λίγα λόγια, ο Heisenberg είχε διατυπώσει την άποψη πως δεν μπορούμε να μετρήσουμε ταυτόχρονα τη θέση και την ορμή ενός σώματος. Η παρατήρηση αυτή είναι ένα καθαρά πρακτικό πρόβλημα, και έχει τη βάση της στην ντετερμινιστική θεώρηση της Κλασσικής Φυσικής. Για να κατανοήσουμε τη θέση του Heisenberg, ας εκτελέσουμε το παρακάτω πείραμα.

Πρόβλημα: Έχουμε ένα σώμα που κινείται με άγνωστη ταχύτητα. Ζητείται να μετρηθούν ταυτόχρονα η θέση και η ορμή του σώματος.

Λύση: Ας επιχειρήσουμε να μετρήσουμε πρώτα τη θέση x του σώματος. Πράγματι, μετρούμε τη θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t0, έστω  x0. Για να μετρήσουμε και την ταχύτητα του σώματος θα πρέπει να αφήσουμε το σώμα να κινηθεί για ένα χρονικό διάστημα Δt, στο οποίο θα καλύψει απόσταση Δx. Από τον λόγο Δx προς Δt υπολογίζεται η ταχύτητα u και άρα η ορμή του σώματος. Υπολογίσαμε λοιπόν την ορμή του σώματος, έστω J0. Σε ποια όμως θέση είχε το σώμα αυτή την ορμή; Έχοντας αφήσει το σώμα να κινηθεί κατά Δx, η θέση του είναι ποια x+Δx. Το ερώτημα είναι τώρα: σε ποιο ακριβώς σημείο της τροχιάς του το σώμα είχε ορμή J0;

Η απάντηση όχι μόνο δεν είναι προφανής, αλλά και ανέφικτο να δοθεί. Και αυτό γιατί προκειμένου να μετρήσουμε την ορμή, πρέπει να αφήσουμε το φαινόμενο να εξελιχθεί, άρα χάνουμε την πληροφορία για το ένα από τα δύο μεγέθη. Το συμπέρασμα είναι πως δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ταυτόχρονα την τιμή και των δύο μεγεθών. Μάλιστα, η θέση αυτή διατυπώθηκε από τον Heisenberg στην ακόλουθη σχέση:

Όπου c μια σταθερή ποσότητα. Όσο ακριβέστερα λοιπόν γνωρίζουμε τη θέση του σώματος, τόσο λιγότερο βέβαιοι είμαστε για την ακριβή τιμή της ορμής του, αλλά και αντίστροφα.

Όμως που υπεισέρχεται η αρχή της απροσδιοριστίας στη μελέτη μας, και σε τι την επηρεάζει; Μια ανάλογη σχέση ισχύει και για τα φυσικά μεγέθη χρόνος  t και συχνότητα f. Τονίσαμε προηγουμένως, πως ιδανικά, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τη συχνότητα του σήματος σε κάθε χρονική στιγμή. Κάτι τέτοιο λοιπόν είναι αδύνατο, όπως δηλώνει η παρακάτω σχέση:

Μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε το εύρος που κυμαίνεται η συχνότητα Δf, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα Δt. Αυτό που συμβαίνει, κάλλιστα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας αμοιβαίος συμβιβασμός. Αυξάνοντας το χρονικό διάστημα Δt, μειώνουμε το εύρος στο οποίο θα κυμαίνεται η συχνότητα. Αντίστροφα, μειώνοντας το Δt, δηλαδή επιχειρώντας να υπολογίσουμε τη συχνότητα σημειακά, τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα με την οποία γνωρίζουμε τη συχνότητα. Μάλιστα, η ποσότητα c έχει ελάχιστη τιμή π/4, που είναι και η καλύτερη ακρίβεια που μπορούμε να έχουμε.

5.3.5  WT εναντίον STFT και FT

Επιστρέφουμε πίσω στον STFT, ο οποίος χωρίζει το σήμα σε παράθυρα σταθερού εύρους Δt. Σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας, το Δf είναι ίδιο για όλα τα παράθυρα και ίσο με Δt/c. Το εύρος δηλαδή στο οποίο βρίσκονται οι συχνότητες του κάθε παραθύρου είναι σταθερό. Αντίστοιχα, στον κλασσικό μετασχηματισμό Fourier, το Δt είναι άπειρο, αφού ολοκληρώνουμε σε όλο το διάστημα του χρόνου. Με αυτό τον τρόπο το Δf γίνεται μηδέν, δηλαδή γνωρίζουμε ακριβώς την κάθε συχνότητα, αλλά όχι και σε ποια χρονική στιγμή αντιστοιχεί.

Αντίθετα στον WT το μέγεθος του παραθύρου μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες μας. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως έχοντας μεγάλο παράθυρο το εύρος που κυμαίνονται οι συχνότητες είναι μικρό, ενώ για μικρό παράθυρο το εύρος στο οποίο κυμαίνονται ο συχνότητες είναι μεγάλο.

Που όμως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την παραπάνω συμπεριφορά; Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας για την έννοια του φυσικού σήματος. Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για μια συνάρτηση που για μεγάλα χρονικά διαστήματα εμφανίζει μικρές συχνότητες, ενώ για πολύ μικρά διαστήματα έχει υψηλές συχνότητες. Όπως είναι φανερό, επιθυμούμε να γνωρίζουμε μια μικρή συχνότητα με όσο το δυνατόν μικρότερο σφάλμα, επομένως η καλύτερη δυνατή γνώση των μικρών συχνοτήτων προκύπτει από τα μεγάλα σε εύρος παράθυρα. Αντίστοιχα, για να συλλάβουμε στο πεδίο του χρόνου τις σύντομες υψηλές συχνότητες πρέπει να πάρουμε μικρό παράθυρο. Το σφάλμα βέβαια αυξάνεται, όμως συγκριτικά με την μεγάλη τιμή της συχνότητας  είναι μικρό.

Για την ανάλυση δηλαδή των φυσικών σημάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, θέλουμε μεγάλο παράθυρο για καλή προσέγγιση των μικρών συχνοτήτων, και μικρό παράθυρο για καλή προσέγγιση των υψηλών συχνοτήτων στο πεδίο του χρόνου. Το χαρακτηριστικό αυτό εμφανίζει ο WT, ο οποίος αναλύει το σήμα για εύρος παραθύρου που κυμαίνεται από ολόκληρο το σήμα, μέχρι μια πολύ μικρή τιμή. Με αυτόν τον τρόπο διαθέτουμε την χρόνο-συχνοτική αναπαράσταση του σήματος σε πολλές αναλύσεις. Από μικρές, όπου φαίνονται καθαρά οι μικρές συχνότητες, μέχρι τις μεγαλύτερες, όπου φαίνεται καθαρά η ακολουθία των υψηλών συχνοτήτων.

Ένας τρόπος να συλλάβουμε την παραπάνω διαδικασία απεικονίζει το σχήμα 31. Παρατηρούμε ότι για μεγάλα παράθυρα (Δt) το εύρος των συχνοτήτων (Δf) είναι μικρό. Όσο μειώνεται το μέγεθος του παραθύρου, τόσο αυξάνεται το εύρος των συχνοτήτων. Κινούμενοι προς τα πάνω, έχουμε καλύτερη απεικόνιση των υψηλών συχνοτήτων, ενώ προς τα κάτω, καλύτερη απεικόνιση των χαμηλών συχνοτήτων.

Σχήμα 31: Απεικόνιση STFT και DWT

Σε κάθε περίπτωση τα εμβαδά (περιοχή – area) των τετραγώνων είναι σταθερά, και ίσα με c, την σταθερά που ορίζει η αρχή της απροσδιοριστίας. Αν συγκρίνουμε το ανάλογο γράφημα για τον STFT, παρατηρούμε πως το εύρος κάθε παραθύρου είναι σταθερό, οπότε ο μετασχηματισμός αυτός δεν μας προσφέρει το πλεονέκτημα της μεταβλητής ανάλυσης του σήματος.

Κλείνουμε αυτή την ενότητα με την ολοκληρωμένη ποιοτική ερμηνεία του WT. Ο συνεχής wavelet μετασχηματισμός μας προσφέρει τη δυνατότητα να έχουμε την καλύτερη δυνατή ανάλυση για κάθε συχνότητα του σήματος. Έτσι, για υψηλές συχνότητες θυσιάζουμε την ακρίβεια στο πεδίο της συχνότητας με μια καλύτερη προσέγγιση της θέσης στο χρόνο, ενώ για χαμηλές συχνότητες, παραχωρούμε την ακρίβεια στο πεδίο του χρόνου με αντάλλαγμα την καλύτερη γνώση των τιμών των συχνοτήτων. Στον μετασχηματισμό wavelet περιλαμβάνονται ταυτόχρονα οι πληροφορίες για όλες τις αναλύσεις (multi-resolution analysis), οπότε έχουμε την καλύτερη δυνατή απεικόνιση του σήματος.

## Continuous Wavelet Transformation – CWT

Όπως δηλώνει και η ονομασία του μετασχηματισμού, το σήμα μας είναι συνεχής συνάρτηση του χρόνου. Αντίστοιχα, για διακριτά σήματα υπάρχει ο DWT (Discrete Wavelet Transformation), στον οποίο θα αναφερθούμε αργότερα. Υπενθυμίζουμε την σχέση ορισμού του CWT.

Ας σημειώσουμε την απουσία του χρόνου, t, όπως τον είχαμε συναντήσει στον STFT και της συχνότητας, f. Στη θέση τους υπάρχουν τα μεγέθη της μεταφοράς (translation) τ, και της κλίμακας (scale) s.

Η έννοια της μεταφοράς είναι προφανής, και αναφέρεται στην απόσταση από την αρχή του χρόνου στην οποία μεταφέρεται το παράθυρο. Τα δύο μεγέθη, χρόνος και μεταφορά, έχουν λοιπόν το ίδιο φυσικό περιεχόμενο.

Η κλίμακα s, ορίζεται ως το αντίστροφο της συχνότητας:

Δηλαδή σε υψηλές συχνότητες αντιστοιχούν μικρές κλίμακες, και σε χαμηλές συχνότητες μεγάλες κλίμακες. Υπενθυμίζουμε τη διαισθητική ερμηνεία της έννοιας της κλίμακας, που αντιστοιχεί στην εμπειρία μας από την χαρτογραφία. Όταν αναφερόμαστε σε μικρή κλίμακα, έχουμε μια γεωγραφική αναπαράσταση πλούσια σε λεπτομέρειες. Αντίστροφα, σε μεγάλες κλίμακες η αναπαράσταση μιας περιοχής γίνεται με αδρές γραμμές, σχεδόν ομοιόμορφα. Είναι φανερό πως η μεγάλη λεπτομέρεια των μικρών κλιμάκων αντιστοιχεί σε υψηλές συχνότητες, και η γενικότερη απεικόνιση των μεγάλων κλιμάκων σε μικρότερες, επικρατούσες συχνότητες.

Συνεπώς τυπικά, η ανάλυση του σήματος γίνεται στο πεδίο της μεταφοράς τ και της κλίμακας s. Λόγω όμως της άμεσης συσχέτισης των δύο μεγεθών με τον χρόνο t και την συχνότητα f, έχουμε ουσιαστικά ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας και του χρόνου. Υπενθυμίζουμε πως ο λόγος που εισάγουμε τα δύο νέα μεγέθη είναι καθαρά πρακτικός, καθώς εξυπηρετεί στο να διακρίνεται εύκολα ο μετασχηματισμός που μας επιστρέφει μια multi-resolution ανάλυση του σήματος. Η προσοχή μας χρειάζεται μόνο στην ερμηνεία των γραφημάτων των μετασχηματισμών, καθώς οι μικρές κλίμακες αντιστοιχούν σε μεγάλες συχνότητες, και αντίστροφα. Αντίθετα, η κλίμακα της μεταφοράς αντιστοιχεί στη φυσική ροή του χρόνου.

Στο σημείο αυτό καλό είναι να δώσουμε τους ακριβείς μαθηματικούς ορισμούς των μεγεθών της μεταφοράς (translation) και της κλίμακας (scale).

Η μεταφορά πρόκειται για μετατόπιση μιας συνάρτησης (μιας μεταβλητής), f(x), στον άξονα των τετμημένων, κατά μια ποσότητα τ προς τα δεξιά, αν τ>0. Εάν τ<0, η μεταφορά γίνεται κατά ανάλογο τρόπο προς τα αριστερά. Για παράδειγμα, έχουμε την συνάρτηση β(t) και τη μεταφορά της β(t-5).

Σχήμα 32: Η συνάρτηση β(t) και η μεταφορά της β(t-5)

Στην περίπτωση της κλίμακας δεν έχουμε μεταφορά της συνάρτησης, αλλά σμίκρυνση (compression) ή μεγέθυνση (dilation). Ας θεωρήσουμε μια συνάρτηση f(t), και την συνάρτηση υπό κλίμακα f(st), όπου s>0. Εάν s>1, έχουμε μια συμπιεσμένη μορφή της συνάρτησης, ενώ για s<1 προκύπτει μια μεγεθυνμένη απεικόνιση της ίδιας συνάρτησης. Χρησιμοποιώντας την β(t), σχεδιάζουμε την β(0,5t) και την β(2t). Η πρώτη μεγεθύνει τη συνάρτηση δύο φορές και η δεύτερη την σμικρύνει στο μισό της μέγεθος. Στην περίπτωση του DWT η κλίμακα βρίσκεται στον παρονομαστή, οπότε για s>1 έχουμε μεγέθυνση της συνάρτησης και για s<1 συμπίεση.

Σχήμα 33: Η συνάρτηση β(0,5t) και β(2t)

## Wavelet Series

Έχοντας λοιπόν κατά νου τις πράξεις μεταφοράς και scaling που πραγματοποιούμε στη συνάρτηση mother wavelet, μπορούμε να αναφερθούμε και στη φυσική ερμηνεία του μετασχηματισμού. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναλύουμε με τη βοήθεια του FT μια συνάρτηση σε ένα άθροισμα (παράθεση) ημιτονικών συναρτήσεων διαφορετικών συχνοτήτων και πλάτους, στον WT αναλύουμε μια συνάρτηση σε ένα άθροισμα συναρτήσεων που προκύπτουν από την μετάθεση και μεγέθυνση / σμίκρυνση του mother wavelet.

Η καθεαυτή πράξη του μετασχηματισμού υπολογίζει το μέτρο κάθε συνιστώσας (coefficient) για δοσμένη κλίμακα (συχνότητα) και μεταφορά (χρόνος).

Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναζητήσουμε και την πρακτική εφαρμογή του WT. Ο υπολογισμός των coefficients γίνεται πάντοτε από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, συνεπώς παρόλο που τα s και τ στην συζήτησή μας μέχρι τώρα ήταν συνεχή, στην πράξη παίρνουν διακριτές τιμές, διαφορετικά ο ακριβής υπολογισμός του μετασχηματισμού θα διαρκούσε άπειρο χρόνο.

Με βάση αυτή τη λογική, επιλέγουμε να δίνουμε στην παράμετρο s τιμές της μορφής:

Δηλαδή ξεκινάμε από μηδενική μεγέθυνση, και σε κάθε υπολογιστικό βήμα διπλασιάζουμε την ανάλυσή μας. Αντίστοιχα, η έννοια του διπλασιασμού της ανάλυσης έχει νόημα μονάχα εάν τα wavelets βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση το ένα από το άλλο. Για αυτό το λόγο το τ δίνεται από τη σχέση:

Τελικά, η συνεχής συνάρτηση wavelet παίρνει τη μορφή:

Στο σημείο αυτό παύουμε να μιλάμε για συνεχή μετασχηματισμό wavelet, και αναφερόμαστε στη wavelet σειρά, την απεικόνιση δηλαδή μιας συνάρτησης ως ένα άθροισμα wavelet συναρτήσεων. Συνεπώς για την πλήρη περιγραφή μιας συνάρτησης απαιτείται η γνώση μόνο των συνιστωσών που προκύπτουν από την σχέση ορισμού του WT. Επιπλέον, στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου δίνουμε περιορισμένες σε πλήθος τιμές στις παραμέτρους s και τ, προκύπτει μια κατ' ουσία προσέγγιση του CWT.

Θα μπορούσαμε, αυξάνοντας τις τιμές των s και τ, να πάρουμε μια άριστη προσέγγιση μιας συνάρτησης, όμως ο υπολογισμός της θα κρατούσε ίσως και ώρες. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται στην πράξη ένας διαφορετικός αλγόριθμος υπολογισμού του WT, γνωστός ως DWT (Discrete Wavelet Transformation).

Σε ότι αφορά στην ίδια τη συνάρτηση ψ, μπορεί να είναι κάποια από τις ακόλουθες:

Σχήμα 34 : Πιθανές μορφές της συνάρτησης ψ

Κάθε συνάρτηση έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι των άλλων. Έτσι η Haar (ή Haar μετασχηματισμός) είναι ιδιαίτερα απλή στη χρήση της, η Daubechies προσφέρει καλή συμπίεση ενέργειας, κοκ. Επιπλέον, η επιλογή της wavelet συνάρτησης έχει ως αποτέλεσμα και την αλλαγή της παραμέτρου c που ορίζει η αρχή της απροσδιοριστίας. Έτσι μια κατάλληλα επιλεγμένη συνάρτηση θα μπορούσε να δώσει στο c την μικρότερη δυνατή τιμή, π/4, επιτρέποντας μας να έχουμε την καλύτερη δυνατή ανάλυση.

## 5.5 Discrete Wavelet Transformation

Αν και η ‘διακριτή’ έκφραση του CWT επιτρέπει τον υπολογισμό του μετασχηματισμού με τη βοήθεια υπολογιστών, δεν πρόκειται πραγματικά για μετασχηματισμό διακριτού σήματος. Μάλιστα, η σειρά wavelet για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, αποτελεί μόλις μια δειγματοληψία του CWT, με αποτέλεσμα να φέρει πλεονάζουσα πληροφορία σε ότι αφορά στην ανακατασκευή του αρχικού σήματος. Η πλεονάζουσα αυτή πληροφορία επιβαρύνει επιπλέον το κόστος υπολογισμού του μετασχηματισμού. Ο DWT αντίθετα, προσφέρει επαρκή πληροφορία για την ανάλυση και ανασύνθεση του σήματος με σημαντική μείωση στους απαιτούμενους πόρους. Επιπλέον, είναι πολύ ευκολότερη και η υλοποίησή του, πράγμα που καθιστά ιδανική τη χρήση του από υπολογιστές.

Το ενδιαφέρον στη ιστορία του DWT είναι ότι αναπτύχθηκε σχεδόν ταυτόχρονα από διάφορες επιστημονικές ομάδες στον κόσμο, με διαφορετικά ονόματα και για διαφορετικούς σκοπούς. Είναι γνωστός λοιπόν ως subband coding για την ανάλυση σημάτων φωνής, pyramidal coding ή multi-resolution analysis.

Θυμίζουμε πως στην περίπτωση του CWT πολλαπλασιάζαμε το αναλογικό μας σήμα με την συνάρτηση wavelet, δίνοντας τιμές στη κλίμακα και τον χρόνο. Στη συνέχεια ολοκληρώναμε το γινόμενο, οπότε προέκυπτε η ανάλυση του σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας. Δουλεύοντας με διακριτά σήματα, για την ανάλυση του σήματος σε διαφορετικές κλίμακες (συχνότητες) χρησιμοποιούμε φίλτρα με διαφορετικές συχνότητες αποκοπής (cut-off frequencies). Έτσι το σήμα διέρχεται από ένα σύνολο υψιπερατών (high-pass) και χαμηλοπερατών (low-pass) φίλτρων. Με τη βοήθεια κάθε φίλτρου μελετάμε το συχνοτικό περιεχόμενο του σήματος.

Με τον τρόπο αυτό αλλάζουμε την ανάλυση (resolution), που αποτελεί μέτρο της (συχνοτικής) πληροφορίας του σήματος. Πράγματι, μελετώντας μόνο ένα μέρος του συχνοτικού περιεχομένου του σήματος, αλλάζουμε την πληροφορία που αυτό φέρει. Όμως, το σήμα μας, αν και με λιγότερες συχνότητες αποτελείται από τον ίδιο αριθμό δειγμάτων (ας μην ξεχνάμε πως είναι διακριτό), συνεπώς έχει πλεονάζουσα πληροφορία την οποία χαρακτηρίζουμε με την έννοια της κλίμακας (scale – αριθμός δειγμάτων). Προκειμένου να αποφύγουμε την επανάληψη, πρέπει να διώξουμε μερικά από τα δείγματα, και ο τρόπος που το πραγματοποιούμε είναι αλλάζοντας τον ρυθμό δειγματοληψίας του σήματος.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να παρατηρήσουμε τον ελαφρά διαφορετικό τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι έννοιες της ανάλυσης και της κλίμακας στον DWT. Στην πραγματικότητα οι έννοιες παραμένουν οι ίδιες, το ίδιο και η κεντρική ιδέα του μετασχηματισμού, κάτι που θα φανεί καλύτερα στις επόμενες παραγράφους. Εκείνο που αλλάζει σε σχέση με την συνεχή περίπτωση είναι η φυσική ερμηνεία των όρων και η υλοποίησή τους, καθώς μιλάμε πια για διακριτά μεγέθη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι χρήσιμο να θυμηθούμε ορισμένα βασικά σημεία της θεωρίας των διακριτών σημάτων.

Σύμφωνα με το θεώρημα του Shannon, εάν επιθυμούμε την ακριβή ανακατασκευή του αρχικού σήματος, θα πρέπει η συχνότητα δειγματοληψίας να είναι τουλάχιστον ίση με το διπλάσιο της μέγιστης συχνότητας που υπάρχει στο σήμα . Η συχνότητα αυτή ονομάζεται συχνότητα Νyquist

Επιπλέον, στα διακριτά σήματα θα αναφερόμαστε στη συχνότητα με μονάδες  rad/sec. Η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 2π rad/sec, ενώ η μέγιστη συχνότητα στο σήμα είναι π rad/sec. Στην ουσία χρησιμοποιούμε τη διαφορετική έννοια της σχετικής συχνότητας, ωστόσο το φυσικό περιεχόμενο του όρου παραμένει το ίδιο.

Η μείωση ή αύξηση του ρυθμού δειγματοληψίας, έχει  άμεση σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων δειγμάτων. Η παρακάτω σχέση μας δίνει τον επιθυμητό αριθμό δειγμάτων για να επιτύχουμε συχνότητα δειγματοληψίας  f 2, στη περίπτωση που ήδη διαθέτουμε Ν1 δείγματα και πραγματοποιούμε δειγματοληψία με ρυθμό f1

Αν θελήσουμε επομένως να μειώσουμε το ρυθμό δειγματοληψίας στο μισό, αρκεί να πάρουμε το μισό αριθμό των δειγμάτων, δηλαδή να κρατήσουμε κάθε δεύτερο δείγμα. Η πράξη αυτή λέγεται  subsampling by 2. Γενικά, αν επιθυμούμε να ελαττώσουμε το ρυθμό δειγματοληψίας Ν φορές, θα κρατήσουμε 1 από κάθε Ν δείγματα  (subsampling by N). Όμως μπορεί να γίνει και το αντίστροφο, να επιθυμούμε δηλαδή να αυξήσουμε το ρυθμό δειγματοληψίας. Στη περίπτωση αυτή προσθέτουμε πλεονάζουσα δείγματα, είτε μηδενικά, είτε από τη γραμμική παρεμβολή μεταξύ άλλων δειγμάτων. Η πράξη αυτή λέγεται αντίστοιχα upsampling by N, και προσθέτουμε Ν-1 δείγματα σε κάθε 1 δείγμα που συναντάμε

Επιστρέφουμε πίσω στην περιγραφή του DWT. Το αρχικό μας σήμα, με μέγιστη συχνότητα π και αριθμό δειγμάτων Ν, θα περάσει από δύο φίλτρα, ένα half band low pass filter, και ένα half band high pass filter. Το πρώτο φίλτρο θα κρατήσει τις συχνότητες από 0 έως π/2. Συνεπώς διώχνοντας τις υψηλές συχνότητες διώχνει τις σημαντικότερες λεπτομέρειες του σήματος, πραγματοποιώντας ένα είδος εξομάλυνσης και άρα ελαττώνει την ανάλυση του σήματος στο μισό, χωρίς όμως να αλλάζει η κλίμακα, αφού ο αριθμός των δειγμάτων παραμένει ο ίδιος. Η μέγιστη συχνότητα που υπάρχει πια στο σήμα είναι η π/2, συνεπώς η συχνότητα δειγματοληψίας δεν είναι ανάγκη να είναι 2π αλλά π rad/sec. Ο τρόπος που θα το πετύχουμε τη μείωση του ρυθμού δειγματοληψίας είναι διώχνοντας ορισμένα δείγματα από το σήμα, συγκεκριμένα κάθε δεύτερο δείγμα (subsampling by 2). Με τον τρόπο αυτό διώχνουμε την πλεονάζουσα πληροφορία από το σήμα, άρα διπλασιάζουμε την κλίμακα του σήματος. Η ανάλυση προφανώς δεν επηρεάζεται, αφού στο σήμα εξακολουθεί να υπάρχει η ίδια πληροφορία.

Με εντελώς όμοιο τρόπο το αρχικό σήμα περνά από ένα φίλτρο που κρατά το πάνω μισό του φάσματος του σήματος, τις συχνότητες δηλαδή από π/2 έως π rad/sec. Είναι φανερό πως στο νέο σήμα περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες (details) του αρχικού σήματος, αφού οι μεγάλες συχνότητες πέρασαν ανέπαφες. Η ανάλυση συνεπώς παρέμεινε σταθερή, σε αντίθεση με προηγουμένως. Αυτή την πληροφορία θα την υποβάλουμε σε μια διαδικασία subsampling by 2, και στη συνέχεια θα κρατήσουμε τα N/2 αυτά δείγματα ως συνιστώσες του μετασχηματισμού DWT πρώτου επιπέδου.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα περάσουμε το πρώτο σήμα από μια παρόμοια διαδικασία, από όπου θα προκύψουν τελικά το δεύτερο επίπεδο των συνιστωσών του DWT, Ν/4 στο πλήθος. Τελικά όλο το σήμα υποβάλλεται σε μια ακολουθία φιλτραρίσματος (υποδιπλασιασμού της ανάλυσης) και subsampling by 2 για τον διπλασιασμό της κλίμακας. Η όλη ακολουθία των πράξεων φαίνεται στο σχήμα 35:

Σχήμα 35: Ακολουθία πράξεων DWT

Τελικά θα προκύψουν Ν συνιστώσες, όσα ακριβώς δείγματα είχε και το αρχικό σήμα. Τα επίπεδα ανάλυσης που σχηματίζονται είναι στον αριθμό και θεωρούμε την μέγιστη ανάλυση με επίπεδο , την αμέσως μικρότερη με , και τελικά την μικρότερη δυνατή ανάλυση με επίπεδο 0.

Ανακεφαλαιώνοντας, το σήμα σε κάθε βήμα υποβάλλεται σε ένα φιλτράρισμα των συχνοτήτων του, που μειώνει την  ανάλυση στο μισό χωρίς να επηρεάζει την κλίμακα, και στη συνέχεια υποβάλλεται σε subsampling by 2, διπλασιάζοντας έτσι την κλίμακα στην οποία βλέπουμε το σήμα. Στην παραπάνω διαδικασία υπονοείται ότι ο αριθμός των δειγμάτων είναι δύναμη του 2, όμως μπορούμε σε κάθε περίπτωση να θεωρούμε πως ισχύει αυτή η υπόθεση χωρίς βλάβη της γενικότητας.

Είδαμε λοιπόν πως σε κάθε βήμα παράγεται και ένας αριθμός συνιστωσών που περιγράφουν το σήμα. Οι όροι του πρώτου επιπέδου περιγράφουν ακριβώς τις μικρότερες λεπτομέρειες που υπάρχουν στο σήμα. Οι όροι του επόμενου επιπέδου περιγράφουν το σήμα σε πιο αδρές γραμμές, μέχρι που φτάνουμε στο τελευταίο επίπεδο, οπότε και οι συνιστώσες εκφράζουν ουσιαστικά ένα γενικό μέσο όρο, μια εξαιρετικά απλουστευμένη απεικόνιση του σήματος.

Ας θεωρήσουμε λοιπόν ένα σήμα με 512 δείγματα. Από τον DWT προκύπτουν πάλι 512 συνιστώσες. Που βρίσκεται λοιπόν η περιώνυμη ιδιότητα συμπίεσης του wavelet μετασχηματισμού; Ας σημειώσουμε καταρχήν, πως αν και δεν προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία, το βάρος κάθε συνιστώσας κανονικοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαττώνεται σημαντικά στις υψηλές αναλύσεις, κάτι άλλωστε προφανές, καθώς οι λεπτομέρειες του σήματος είναι συνήθως μικρές.

Μπορούμε να ακολουθήσουμε δύο στρατηγικές για την υλοποίηση ενός σχήματος συμπίεσης με τη βοήθεια του WT χωρίς να αποκλείεται και ο συνδυασμός των δύο τεχνικών. Στηριζόμενοι στην παρατήρηση πως οι συνιστώσες των πρώτων επιπέδων περιέχουν τις πολύ μικρές λεπτομέρειες του σήματος, μπορούμε να επιλέξουμε την απαλοιφή των πρώτων m επιπέδων. Η ανακατασκευή του σήματος γίνεται θεωρώντας τις συνιστώσες αυτές μηδενικές. Για το προαναφερθέν σήμα των 512 δειγμάτων, θα αγνοήσουμε τα πρώτα 3 επίπεδα συνιστωσών και θα κρατήσουμε μόλις 64 συνιστώσες, δηλαδή συμπίεση 8:1. Η ανακατασκευασμένη συνάρτηση φαίνεται στο σχήμα, και η ποιότητά της είναι πράγματι εκπληκτική.

Ο δεύτερος τρόπος έγκειται στον ορισμό μιας τιμής κατωφλίου (threshold) για την τιμή των coefficients, και την απόρριψη όλων των συνιστωσών με τιμή μικρότερη από το συγκεκριμένο κατώφλι. Έτσι απομακρύνονται συνιστώσες οι οποίες έχουν μικρή συνεισφορά στην ανακατασκευή του σήματος, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ανάλυσης στο οποίο ανήκουν. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι από το συμπιεσμένο σήμα δεν αποκλείονται πιθανώς σημαντικές λεπτομέρειες.

## 5.6 Inverse Discrete Wavelet Transformation (IDWT) – Wavelet Ανακατασκευή

Η «τέλεια» ανακατασκευή του σήματος εξαρτάται από την κατάλληλη επιλογή των φίλτρων. Κατά την αποσύνθεση του σήματος, η λειτουργία subsampling εισάγει μια διαστρέβλωση που είναι γνωστή ως aliasing. Με την προσεκτική όμως επιλογή των φίλτρων που θα χρησιμοποιηθούν τόσο στην αποσύνθεση όσο και στην ανακατασκευή, το aliasing είναι δυνατόν να αποφευχθεί. Τα υψιπερατά και βαθυπερατά φίλτρα δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά θα πρέπει να σχετίζονται με την εξής σχέση:

Στη παραπάνω εξίσωση ,  g[n]  και h[n] είναι το υψιπερατό και βαθυπερατό φίλτρο αντίστοιχα και L είναι το μήκος του φίλτρου.

Τα φίλτρα που ικανοποιούν την παραπάνω σχέση έχουν ιδιότητες τέλειας ανακατασκευής και λέγονται Quadrature Mirror Filters (QMF’s).

Tο σχήμα 36 που ακολουθεί παρουσιάζει το πλάτος της απόκρισης συχνότητας δύο τέτοιων φίλτρων (QMF’s):

Σχήμα 36: Απεικόνιση υψιπερατού και βαθυπερατού φίλτρου

Τα πιο δημοφιλή από αυτήν την κατηγορία φίλτρων είναι τα Daubechies’ wavelets, που αναπτύχθηκαν από τον Ingrid Daubechies.

Η διαδικασία υπολογισμού του αντίστροφου διακριτού μετασχηματισμού wavelet (wavelet ανακατασκευή) είναι η αντιστροφή της διαδικασίας υπολογισμού του διακριτού μετασχηματισμού wavelet και επομένως περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: upsampling και φιλτράρισμα.

Κατ’ αντιστοιχία με τη λειτουργία subsampling, upsampling ένα σήμα αντιστοιχεί σε αύξηση του βαθμού δειγματοληψίας του σήματος προσθέτοντας νέα δείγματα στο σήμα. Upsampling με το 2 δηλαδή, αντιστοιχεί σε πρόσθεση ενός νέου δείγματος –συνήθως ενός μηδενικού, ή μίας παρεμβαλλόμενης τιμής –μεταξύ κάθε δυο δειγμάτων του σήματος όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω.

Επομένως, η διαδικασία της wavelet ανακατασκευής έχει ως εξής:

- Τα σήματα σε κάθε επίπεδο (ξεκινώντας από το χαμηλότερο) υπόκεινται στη διαδικασία upsampling με παράγοντα το 2

- Περνάνε από φίλτρα σύνθεσης  και  (παλμικές αποκρίσεις του υψιπερατού και βαθυπερατού φίλτρου αντίστοιχα) και στη συνέχεια προσθέτονται.

- Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι το επίπεδο 0, οπότε έχουμε την πλήρη ανακατασκευή του σήματος.

Σχήμα 37: Απεικόνιση wavelet ανακατασκευής

Για κάθε επίπεδο, η διαδικασία της wavelet ανακατασκευής περιγράφεται από τη σχέση:

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αποσυνθέτουμε ένα σήμα μέσω του διακριτού μετασχηματισμού wavelet για να το ανακατασκευάσουμε απλά στη συνέχεια. Οι wavelet συντελεστές μπορούν να τροποποιηθούν προτού ανακατασκευάσουμε το σήμα. Για παράδειγμα, οι συντελεστές στους οποίους καμία πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη μπορούν να παραληφθούν χωρίς να χάσουμε καμία πληροφορία. Επομένως, μπορούμε στη συνέχεια να ανακατασκευάσουμε το σήμα μόνο με εκείνους τους συντελεστές που περιέχουν πληροφορίες. Αυτό οδηγεί σε σημαντική μείωση των δεδομένων (συμπίεση σήματος). Επίσης, ο διακριτός μετασχηματισμός wavelet χρησιμοποιείται συχνά για την απομάκρυνση του θορύβου από ένα σήμα (διαδικασία de-noising).

## 5.7 2-Dimensional Discrete Wavelet Transformation (2-D DWT)

Ο μονοδιάστατος μετασχηματισμός wavelet που περιγράφηκε παραπάνω μπορεί εύκολα να επεκταθεί στο δισδιάστατο μετασχηματισμό wavelet. Η δισδιάστατη wavelet ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην επεξεργασία εικόνας. Ουσιαστικά η επεξεργασία μιας εικόνας μέσω wavelet μπορεί να ερμηνευθεί ως μια διαδικασία φιλτραρίσματος της εικόνας. Έστω μια εικόνα Α μεγέθους 2 n x 2 n, η διαδικασία της ανάλυσης της εικόνας μέσω wavelet περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

- Τα φίλτρα h [n] και g [n] εφαρμόζονται στις σειρές (rows) της εικόνας Α. Το φίλτρο h [n] είναι ένα βαθυπερατό φίλτρο με Απόκριση Συχνότητας Η(ω) και το g (n) είναι ένα υψιπερατό φίλτρο με Απόκριση Συχνότητας G(ω). Όπως και στην περίπτωση του μονοδιάστατου μετασχηματισμού wavelet, φιλτράροντας την εικόνα Α με Η(ω), παίρνουμε τις πληροφορίες χαμηλών συχνοτήτων (background), ενώ φιλτράροντας την εικόνα με G(ω) αποκτάμε τις πληροφορίες υψηλών συχνοτήτων(edges).

- Εκτελούμε downsampling με παράγοντα το 2 και μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτάμε 2 υπο-εικόνες HrA και GrA (ο δείκτης r δείχνει ότι τα φίλτρα εφαρμόζονται στις σειρές της εικόνας Α). Το μέγεθος των 2 αυτών υποεικόνων, εξαιτίας της διαδικασίας downsampling, είναι 2n x 2 n-1.

- Τα φίλτρα Η(ω) και G(ω) εφαρμόζονται στις στήλες (columns) των υποεικόνων HrA και GrA.

- Επαναλαμβάνεται η διαδικασία downsampling με παράγοντα το 2 και αποκτάμε έτσι 4 υποεικόνες: , , , και . Αυτές οι υποεικόνες, εξαιτίας του downsampling, έχουν μέγεθος 2n-1   x 2n-1.

- Όλα τα προηγούμενα βήματα εφαρμόζονται στην υπο-εικόνα  . Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται σε υψηλότερα επίπεδα – όπως και στην περίπτωση του μονοδιάστατου μετασχηματισμού– μέχρι το επίπεδο που έχουμε επιλέξει ανάλογα με την εφαρμογή.

Στο σχήμα 38  παρουσιάζεται η ενός – επιπέδου δισδιάστατη wavelet ανάλυση μιας εικόνας.

Σχήμα 38: Ανάλυση μιας δισδιάστατης εικόνας wavelet ενός επιπέδου

Η υποεικόνα  περιλαμβάνει κυρίως το background της εικόνας (approximations), ενώ οι υποεικόνες , , και  περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες της εικόνας (details). Πιο συγκεκριμένα, η υποεικόνα  αντιστοιχεί στις χαμηλότερες συχνότητες, η υποεικόνα  περιλαμβάνει τις οριζόντιες υψηλές συχνότητες (κάθετες ακμές), η υποεικόνα  περιλαμβάνει τις υψηλές συχνότητες (οριζόντιες ακμές), ενώ η υποεικόνα  δίνει τις υψηλές συχνότητες και στις δυο κατευθύνσεις (γωνίες και διαγώνιες ακμές). Τα γράμματα A(approximation), H(horizontal detail), V(vertical detail) και D(diagonal detail) που αναγράφονται στο σχήμα είναι οι ονομασίες που έχουν στο MATLAB οι υποεικόνες , , και  αντίστοιχα.

Η δυσδιάστατη wavelet ανακατασκευή – όπως και στη μονοδιάστατη περίπτωση – είναι η αντίστροφη διαδικασία της δισδιάστατης wavelet ανάλυσης που περιγράφηκε διεξοδικά παραπάνω.

Το διάγραμμα  39 που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά αυτή τη διαδικασία:

Σχήμα 39 : Απεικόνιση δισδιάστατης wavelet ανακατασκευής

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η περιοχή που επωφελήθηκε ίσως περισσότερο από τη δισδιάστατη wavelet ανάλυση είναι η επεξεργασία εικόνας. Οι εικόνες και ιδιαίτερα οι εικόνες υψηλής ανάλυσης περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο πληροφοριών.

Όπως ο μονοδιάστατος DWT μπορεί να μειώσει το μέγεθος ενός σήματος, μ’ ανάλογο τρόπο ο δισδιάστατος DWT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει το μέγεθος μιας εικόνας χωρίς να χάσουμε σημαντικές πληροφορίες, χωρίς να επηρεαστεί δηλαδή η ανάλυση της εικόνας.

# 6                                                                           Επεξεργασία των μετρήσεων

Το κεφάλαιο αυτό  αφορά την επεξεργασία των δεδομένων και συγκεκριμένα του τμήματος των προκλητών δυναμικών η οποία είναι χωρισμένη σε δυο φάσεις : η πρώτη αφορά την ανάλυση με τη μέθοδο wavelet και η δεύτερη αποτελεί τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη χρήση κατάλληλου προγράμματος. Στη συνέχεια αφού γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί ο σχολιασμός τους . Τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη παρούσα διπλωματική καθώς και οι πιθανές μελλοντικές της προεκτάσεις.

## 6.1 Γενικά

Από τα δεδομένα του πειράματος  αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι το ΕRP  σήμα το οποίο αντιστοιχεί στα 1000 msec μετά το ακουστικό ερέθισμα καθώς τα πρώτα 500 msec αντιστοιχούν στο ΕΕG σήμα. Η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με χρήση του μετασχηματισμού wavelet,  ο οποίος προσφέρει πληροφορίες για το χρόνο στον οποίο εμφανίζεται το συχνοτικό περιεχόμενο των σημάτων και αναλύθηκε λεπτομερειακά σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο μετασχηματισμός wavelet. Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα του το οποίο και χρησιμοποιούμε στη δεδομένη ανάλυση είναι ότι τα wavelets εντοπίζονται και στο πεδίο της συχνότητας (μέσω των διαστολών) αλλά και στο πεδίο του χρόνου (μέσω των παράλληλων μετατοπίσεων) σε αντίθεση με τις συναρτήσεις Fourier  οποίες εντοπίζονται μόνο στο πεδίο της συχνότητας και όχι στο πεδίο του χρόνου. Επιπρόσθετα  τα  wavelets προσφέρουν ένα ακριβή τρόπο αναπαράστασης διαφόρων συναρτήσεων , όπως οι συναρτήσεις με ασυνέχειες, σήματα που δεν είναι στατικά (stationary) και συναρτήσεις με απότομες κορυφώσεις. Επίσης ο μετασχηματισμός wavelet έχει μικρότερο βαθμό πολυπλοκότητας υπολογισμού σε σχέση με το μετασχηματισμό Fourier. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση wavelet  είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη των ΕΕG σημάτων, αφού οι επιληπτικές αιχμές (epileptic spikes) είναι μικρές κυματομορφές οι οποίες είναι σχεδόν αδύνατο να ανιχνευθούν με την ανάλυση Fourier  και όπως γνωρίζουμε η ανάλυση wavelet έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει απότομες μεταβάσεις.

Η επεξεργασία των δεδομένων χωρίστηκε σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την επεξεργασία τους με βάση το μετασχηματισμό wavelet ενώ το δεύτερο μέρος αφορά τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της πρώτης ανάλυσης με τη χρήση του προγράμματος SPSS 13 το οποίο θα μας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε συγκρίσεις και να οδηγηθούμε στα κατάλληλα συμπεράσματα.

## 6.2 Μέτρηση των βιωματικών δυναμικών

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, το πλάτος των προς μέτρηση δυναμικών είναι μικρό (0,1 ως 20 μV) σε σχέση με τα σήματα τα οποία μετρώνται κατά τη διάρκεια μιας κοινής ηλεκτροεγκεφαλογραφικής μέτρησης, τα οποία έχουν ένα μέσο όρο της τάξης των 50μV. Η μέτρηση των ΒΔ γίνεται με την ίδια αρχική διάταξη που χρησιμοποιείται στον ΗΕΓ. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων όμως λειτουργούν, εκτός των εγκεφαλικών περιοχών που δέχονται και επεξεργάζονται το ερέθισμα, και όλες οι υπόλοιπες περιοχές οι οποίες ελέγχουν τη γενικότερη λειτουργία του οργανισμού. Το επιθυμητό λοιπόν σήμα, το ΒΔ, είναι «βυθισμένο» μέσα στο συνολικό σήμα που ο ΗΕΓ καταγράφει. Το τμήμα της διαφοράς δυναμικού, το οποίο δεν σχετίζεται με το εκλυτικό γεγονός, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ανεπιθύμητο θόρυβο και αντιστοιχεί στη μέτρηση του ΗΕΓ αν δεν υπήρχε εκλυτικό γεγονός, την οποία μέτρηση μπορούμε να ονομάσουμε «συμβατικό» ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Αφού λοιπόν ο θόρυβος, το συμβατικό ΗΕΓ, είναι σαφώς ισχυρότερος του επιθυμητού σήματος, του ΒΔ, η μέτρηση των ΒΔ καθίσταται προβληματική. Αυτός είναι ίσως ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο η μελέτη των ΒΔ άργησε σε σχέση με τη συμβατική ηλεκτροεγκεφαλογραφία. Τα σωματοαισθητικά δυναμικά ήταν, λόγω της ισχυρότητάς τους, τα πρώτα τα οποία μετρήθηκαν από την εξωτερική επιφάνεια του ανθρώπινου κεφαλιού. Για να ξεπεραστεί το προαναφερθέν πρόβλημα χρησιμοποιούνται οι εξής τεχνικές:

α) Η μέτρηση των σημάτων γίνεται σε χώρο κατά το δυνατόν προστατευμένο από εξωτερικά ηλεκτρικά πεδία. Τέτοια πεδία είναι αυτά που δημιουργούν διάφοροι κινητήρες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά. Στην καλύτερη περίπτωση η μέτρηση γίνεται σε ηλεκτρομαγνητικά θωρακισμένο δωμάτιο (κλωβός Faraday).

β) Εξαγωγή του μέσου όρου : Το προτυποποιημένο πείραμα, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγείται το εκλυτικό ερέθισμα, επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. Έστω η συνολική μετρηθείσα κυματομορφή δυναμικού ri(t) κατά την διάρκεια της i επανάληψης του πειράματος. Το συνολικό αυτό σήμα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο τμήματα, το επιθυμητό σήμα si(t) και τον θόρυβο ni(t) που αντιπροσωπεύει το εξελισσόμενο «συμβατικό» ΗΕΓ και όλες τις υπόλοιπες πηγές

όπου N ο αριθμός των επαναλήψεων. Αν υπερθέσουμε τις διάφορες καταγραφές και λάβουμε το μέσο όρο τους θα έχουμε:

Υποθέτοντας ότι κάθε φορά το ΠΔ το σχετιζόμενο με το εκλυτικό γεγονός αναπαράγεται πανομοιότυπα θα είναι

Αντιθέτως ο θόρυβος, εφόσον δεν σχετίζεται με το εκλυτικό γεγονός, μπορεί να θεωρηθεί ασυσχέτιστη τυχαία διαδικασία από πείραμα σε πείραμα, με αποτέλεσμα το άθροισμα των ni(t) να είναι μηδενικό. Συνεπώς έχουμε

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί το επιθυμητό σήμα ΒΔ να «αναδυθεί» από το θόρυβο

Σχήμα 9: Η εξαγωγή του μέσου όρου για την εμφάνιση των Προκλητών Δυναμικών

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ευρύτατα, παρουσιάζει όμως περιορισμούς. Για παράδειγμα, μεταβολές στο επίπεδο της κόπωσης, της προσαρμογής, της εξοικείωσης, του βαθμού ή της κατεύθυνσης της προσοχής του εξεταζόμενου επηρεάζουν τα ΒΔ, τόσο στην ένταση όσο και στο χρόνο. Το φαινόμενο μάλιστα είναι εντονότερο για τα ενδογενή δυναμικά. Υπάρχει λοιπόν περιορισμός στον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων του πειράματος (20<N<50) και επιβάλλεται ο έλεγχος της κατάστασης του εξεταζόμενου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν ο χρόνος μεταξύ των πειραμάτων είναι μικρός και ο θόρυβος από πείραμα σε πείραμα εμφανίζει υψηλή συσχέτιση. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση ύπαρξης «ρυθμικού» θορύβου, π.χ. σήμα α ρυθμού του συμβατικού ΗΕΓ. Τότε το ανεπιθύμητο σήμα έχει φασματική κατανομή ισχύος γύρω από κάποιο περιορισμένο εύρος συχνοτήτων, κοντά στις συχνότητες του ΒΔ. Λόγω δε της υψηλής συσχέτισης του θορύβου μεταξύ πειραμάτων, με τη διαδικασία εξαγωγής του μέσου όρου, αυτός ενισχύεται αντί να μειωθεί. Για την αποφυγή του ανεπιθύμητου αυτού φαινομένου χρησιμοποιείται απεριοδικός χρονισμός των αλλεπάλληλων πειραμάτων.

Ακόμη και όταν το πρότυπο του σταθερού σήματος και του ασυσχέτιστου θορύβου ισχύει, προβλήματα μπορεί να προκύψουν όταν το επιθυμητό σήμα διαφέρει ως προς τη χρονική του εξέλιξη από πείραμα σε πείραμα. Τότε ο μέσος όρος έχει απωλέσει μεγάλο ποσοστό της πληροφορίας σχετικά με το ΒΔ, ως προς τις κορυφώσεις κυρίως. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τεχνικές, οι οποίες προσεγγίζουν σε κάθε καμπύλη δυναμικού το χρονικό διάστημα το οποίο καταλαμβάνει το επιθυμητό σήμα. Κατόπιν οι καμπύλες μετατοπίζονται  χρονικά ώστε το ΒΔ το οποίο μας ενδιαφέρει να συμπίπτει κατά το δυνατόν σε όλες, οπότε ο μέσος όρος θα περιέχει τη μέγιστη δυνατή πληροφορία.

## 6.3 Ά Μέρος της επεξεργασίας-Ανάλυση με το μετασχηματισμό wavelet

Συγκεκριμένα ο  μετασχηματισμός wavelet εφαρμόστηκε στα δεδομένα του πειράματος που πραγματοποιήθηκε απουσία και παρουσία ακτινοβολίας στα 1800 ΜΗz. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού του μέσου όρου. Η εύρεση του μέσου όρου έγινε ξεχωριστά στο σετ των 52 ηχητικών μηνυμάτων με τον υψηλόσυχνο τόνο και στο σετ των υπόλοιπων 52 με το χαμηλόσυχνο τόνο.

Στο σήμα των προκλητών δυναμικών (ΕRP σήμα) εφαρμόστηκε ο διακριτός μετασχηματισμός wavelet (Discrete Wavelet Transform (DWT)). Το σήμα διαχωρίστηκε σε διαφορετικές συχνοτικές ζώνες με διαφορετικές αναλύσεις.  Αυτό που επιδιώκουμε είναι μείωση της χρονικής ανάλυσης και αύξηση της ανάλυσης του χρόνου. Έτσι σε κάθε επίπεδο η χρονική ανάλυση υποδιπλασιάζεται αφού απομένουν τα μισά δείγματα στο σήμα ενώ ταυτόχρονα διπλασιάζεται η συχνοτική  ανάλυση. Ειδικότερα η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ο χωρισμός του αρχικού σήματος σε παράθυρα οχτώ τιμών  και ο υπολογισμός του μέσου όρου για κάθε παράθυρο, με αποτέλεσμα τα δεδομένα των προκλητών δυναμικών τα οποία αρχικά αποτελούνταν από 1000 τιμές σε κάθε ηλεκτρόδιο για κάθε άτομο να μειωθούν σε 125 τιμές ανά δείγμα, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση της ανάλυσης στο πεδίο της συχνότητας. Οι διαδοχικοί αυτοί μέσοι όροι αποτέλεσαν το σήμα πάνω στο οποίο εφαρμόστηκε ο μετασχηματισμός wavelet. Στη συνέχεια ακολούθησε ανακατασκευή του σήματος. Έπειτα υπολογίστηκε η συνολική ενέργεια για κάθε χρονική στιγμή και τέλος έγινε μια εκτίμηση των ενεργειών σε χρονική βάση όπου για κάθε συχνοτική ζώνη (δ, θ, α, β, γ) υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των ενεργειών.

Στο σημείο αυτό θα παρουσιασθεί μια σειρά γραφικών παραστάσεων που απεικονίζουν τους μέσους όρους των ενεργειών κάθε ηλεκτροδίου για κάθε ρυθμό μετά την επεξεργασία των σημάτων τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες με η χωρίς ακτινοβολία και για τα δυο σετ των ηχητικών μηνυμάτων, με τον υψίσυχνο και χαμηλόσυχνο τόνο.

### 6.3.1 Υψηλός  τόνος

#### 6.3.1.1 Ανδρικό φύλο (βήτα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 40:  Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού βήτα για το

ηλεκτρόδιο   Fp1 απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

#### 6.3.1.2 Γυναικείο φύλο (βήτα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 41: Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού βήτα για το

ηλεκτρόδιο   Fp1 απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

#### 6.3.1.3 Ανδρικό φύλο (άλφα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 42:  Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού άλφα για το

ηλεκτρόδιο   Fp1 απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

#### 6.3.1.4 Γυναικείο φύλο (άλφα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 43: Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού άλφα για το

ηλεκτρόδιο Fp1 απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

#### 6.3.1.5 Ανδρικό φύλο (θήτα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 44:  Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού θήτα για το

ηλεκτρόδιο   Fp1 απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

#### 6.3.1.6 Γυναικείο φύλο (θήτα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 45: Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού θήτα για το

ηλεκτρόδιο   Fp1 απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία  ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

### 6.3.2 Χαμηλός τόνος

#### 6.2.2.1 Ανδρικό φύλο (βήτα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 46:  Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού βήτα για το

ηλεκτρόδιο   C6  απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

#### 6.3.2.2 Γυναικείο φύλο (βήτα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 47:  Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού βήτα για το

ηλεκτρόδιο   C6  απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

#### 6.3.2.3 Ανδρικό φύλο (άλφα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 48:  Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού άλφα για το

ηλεκτρόδιο   C6  απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

#### 6.3.2.4 Γυναικείο φύλο (άλφα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 49:  Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού άλφα για το

ηλεκτρόδιο   C6  απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

#### 6.3.2.5 Ανδρικό φύλο (θήτα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 50:  Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού θήτα για το

ηλεκτρόδιο   C6  απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

#### 6.3.2.6 Γυναικείο φύλο (θήτα συχνοτική ζώνη)

Σχήμα 51:  Διάγραμμα του μέσου όρου των τιμών του σήματος  του ρυθμού θήτα για το

ηλεκτρόδιο   C6  απουσία (ροζ γραμμή) και παρουσία ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας (πράσινη γραμμή)

## 6.4 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων – Ά μέρος

Παρατηρώντας κανείς τα παραπάνω διαγράμματα οδηγείται σε μια σειρά από συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από συγκρίσεις των τιμών που έχουν ως κριτήρια είτε το φύλο, είτε την ύπαρξη ή μη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή το είδος του εκάστοτε ρυθμού. Ειδικότερα παρατηρούμε ότι οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των τιμών παρουσία και μη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  παρουσιάζονται για τους ρυθμούς άλφα και βήτα για τον υψηλό τόνο ενώ για το χαμηλό τόνο οι μεγαλύτερες διαφορές παρουσιάζονται μόνο για το ρυθμό βήτα. Επίσης για τους ίδιους ρυθμούς θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τιμές παρουσία ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες με τη μόνη διαφορά να έγκειται στο ότι οι τιμές γενικά για το γυναικείο φύλο παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

## 6.5 ΄Β  Μέρος επεξεργασίας – Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική επεξεργασία  πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS 13. Συγκεκριμένα τα δεδομένα αναλύθηκαν ανεξάρτητα από κάθε είδος ερεθίσματος και για κάθε συχνοτική ζώνη. Οι ενέργειες των 15 ηλεκτροδίων υποβλήθηκαν σε ΑΝΟVA όπου τέθηκαν δυο ανεξάρτητοι παράγοντες : η πειραματική συνθήκη (με ή χωρίς ακτινοβολία) και το φύλο (άνδρες-γυναίκες). Για εμάς αξία έχουν τα δεδομένα που παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα μεγαλύτερη του 0,5. Στο σημείο αυτό θα εξηγήσουμε λίγα πράγματα για την έννοια ANOVA .

Στη στατιστική, η ανάλυση διακύμανσης (analysis of variance –ANOVA) είναι μια συλλογή στατιστικών μοντέλων και των σχετικών διαδικασιών τους, στις οποίες η παρατηρηθείσα διακύμανση χωρίζεται σε τμήματα λόγω των επεξηγηματικών μεταβλητών. Πρακτικά υπάρχουν διάφορα είδη ANOVA που εξαρτώνται από τον αριθμό των χρήσεων και τον τρόπο που εφαρμόζονται στο υποκείμενο του πειράματος. Στη δική μας περίπτωση χρησιμοποιείται το One-way ANOVA το οποίο χρησιμοποιείται για να εξετάσει τις  διαφορές μεταξύ δυο ή περισσότερων ανεξάρτητων ομάδων. Τυπικά βέβαια το One-way ANOVA χρησιμοποιείται για να εξετάσει τις  διαφορές μεταξύ τριών ή περισσότερων ομάδων με τη περίπτωση των δυο ομάδων να ανάγεται στο t-test που είναι μια ειδική περίπτωση του ANOVA.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια σειρά διαγραμμάτων τα οποία μας δίνουν στατιστικά αποτελέσματα για τις ενέργειες τριών ηλεκτροδίων, του Fp1, Cz και Pz για κάθε συχνοτική ζώνη με ανεξάρτητους παράγοντες το φύλο και τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας.

### 6.5.1 Υψηλός  τόνος

Σχήμα 52: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Fp1 για τη συχνοτική

ζώνη γάμμα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 53: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Pz για τη συχνοτική

ζώνη γάμμα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 54: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Cz για τη συχνοτική

ζώνη γάμμα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 55: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Fp1 για τη συχνοτική

ζώνη βήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 56: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Pz για τη συχνοτική

ζώνη βήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 57: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Cz για τη συχνοτική

ζώνη βήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 58: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Fp1 για τη συχνοτική

ζώνη άλφα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 59: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Pz για τη συχνοτική

ζώνη άλφα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 60: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Cz για τη συχνοτική

ζώνη άλφα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 61: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Fp1 για τη συχνοτική

ζώνη θήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 62: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Pz για τη συχνοτική

ζώνη θήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 63 : Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Cz για τη συχνοτική

ζώνη θήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 64: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Fp1 για τη συχνοτική

ζώνη δέλτα  με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 65: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Pz για τη συχνοτική

ζώνη δέλτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 66: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Cz για τη συχνοτική

ζώνη δέλτα βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

### 6.5.2 Χαμηλός  τόνος

Σχήμα 67: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Fp1 για τη συχνοτική

ζώνη γάμμα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 68: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Pz για τη συχνοτική

ζώνη γάμμα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 69: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Cz για τη συχνοτική

ζώνη γάμμα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 70: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Fp1 για τη συχνοτική

ζώνη βήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 71 : Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Pz για τη συχνοτική

ζώνη βήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 72: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Cz για τη συχνοτική

ζώνη βήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 73: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Fp1 για τη συχνοτική

ζώνη άλφα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 74: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Pz για τη συχνοτική

ζώνη άλφα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 75: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Cz για τη συχνοτική

ζώνη άλφα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 76: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Fp1 για τη συχνοτική

ζώνη θήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 77: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Pz για τη συχνοτική

ζώνη θήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 78 : Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Cz για τη συχνοτική

ζώνη θήτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 79: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Fp1 για τη συχνοτική

ζώνη δέλτα  με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 80: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Pz για τη συχνοτική

ζώνη δέλτα με βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

Σχήμα 81: Διαγράμματα εκτίμησης των μέσων όρων του  ηλεκτρόδιου  Cz για τη συχνοτική

ζώνη δέλτα βασικό κριτήριο είτε τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας είτε το φύλο

## 6.6 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων – ΄Β μέρος

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να εξηγήσουμε τη σημασία ορισμένων συμβόλων. Ειδικότερα σε ότι αφορά το φύλο (SEX ID) το μηδέν συμβολίζει τις γυναίκες και το ένα τους άντρες, ενώ αντίστοιχα σε ότι αφορά την ακτινοβολία (RAD ID) το μηδέν συμβολίζει απουσία ακτινοβολίας και το ένα παρουσία ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Ξεκινώντας το σχολιασμό των παραπάνω διαγραμμάτων θα πρέπει αρχικά να παρατηρήσουμε ότι παρουσιάζονται έντονες διαφορές μεταξύ των δεδομένων που ανήκουν στον υψηλό τόνο και αυτών που προέρχονται από το χαμηλό.

Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας από το χαμηλό τόνο.  Κάνοντας ένα γενικό σχολιασμό οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής : στις γυναίκες αντιστοιχούν τιμές  οι οποίες βρίσκονται συνήθως σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνες των αντρών και παρουσιάζουν πτωτική τάση. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η συχνοτική ζώνη δέλτα κατά την οποία η γυναίκες βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο τιμών από τους άντρες και εμφανίζουν ανοδική τάση. Από την άλλη πλευρά οι άντρες δεν εμφανίζουν τόσο ομοιόμορφη συμπεριφορά, εμφανίζοντας είτε ανοδική είτε πτωτική τάση ανάλογα με το ηλεκτρόδιο  και τη συχνοτική ζώνη. Σε ότι αφορά την ακτινοβολία διαπιστώνουμε ότι οι τιμές παρουσία ακτινοβολίας παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές μια αύξουσα συμπεριφορά με μοναδική εξαίρεση και πάλι τη συχνοτική ζώνη δέλτα στην οποία εμφανίζουν καθοδική πορεία. Αντίστοιχα οι τιμές απουσία ακτινοβολίας δεν εμφανίζουν σταθερή συμπεριφορά.

Για το χαμηλό τόνο δε μπορούν εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα καθώς δε παρουσιάζεται σταθερή συμπεριφορά. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις παρατηρούμε τις τιμές που αντιστοιχούν στο γυναικείο φύλλο να βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από τις αντίστοιχες τιμές των αντρών και σε άλλες χαμηλότερο, ενώ άλλοτε παρουσιάζουν αύξουσα συμπεριφορά και άλλοτε φθίνουσα. Επιπρόσθετα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι τιμές παρουσία ακτινοβολίας σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζουν ακόμα και σχεδόν ομαλή συμπεριφορά χωρίς αυξομειώσεις, ενώ σε άλλες έχουν έντονα ανοδική ή πτωτική τάση.

Γενικά λοιπόν διαπιστώνουμε ότι σε άλλες περιπτώσεις γυναίκες και άντρες εμφανίζουν εντελώς όμοια συμπεριφορά ενώ σε άλλες εμφανίζουν έντονες διαφοροποιήσεις. Το ίδιο συμβαίνει για τη παρουσία ή μη ακτινοβολίας. Όλα αυτά οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως το ηλεκτρόδιο, το είδος της συχνοτικής ζώνης, τις συνθήκες του πειράματος και άλλα.

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί μια σειρά νέων διαγραμμάτων που απεικονίζουν  τις μέσες τιμές των ενεργειών κατά την κορύφωση Ρ50 για τη συχνοτική ζώνη α. Κατά την απουσία ακτινοβολίας η ενέργεια στους άνδρες για το υψηλόσυχνο ερέθισμα σημείωσε σημαντική αύξηση στα ηλεκτρόδια C5 και P4 ενώ παρουσία ακτινοβολίας οι άντρες είχαν σημαντική αύξηση , εντονότερη από ότι κατά την απουσία ακτινοβολίας για το υψηλόσυχνο ερέθισμα στα ηλεκτρόδια O1, O2, P4 και Pz. Η παρουσία της ακτινοβολίας φαίνεται να καταπιέζει αυτή την αύξηση για τις γυναίκες στο υψηλόσυχνο ερέθισμα οι οποίες απουσία ακτινοβολίας παρουσιάζουν έντονες αυξήσεις για τα ηλεκτρόδια F3, C4, O2 και Cz . Αντίστοιχα για το χαμηλόσυχνο ερέθισμα βλέπουμε  ότι οι άντρες απουσία ακτινοβολίας παρουσιάζουν μεγαλύτερες αυξήσεις από ότι στο υψηλόσυχνο ερέθισμα, με εντονότερες αυτές στα ηλεκτρόδια C4, O1, O2 και P4, ενώ παρουσία ακτινοβολίας όλα τα ηλεκτρόδια παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Από την άλλη πλευρά οι γυναίκες εμφανίζουν όμοια συμπεριφορά παρουσία και απουσία ακτινοβολίας για το χαμηλόσυχνο ερέθισμα. Βρέθηκε λοιπόν ότι στον α ρυθμό υπήρξαν κυρίως αυξήσεις που σχετίζονται με την απουσία/ παρουσία της ακτινοβολίας, το είδος του ερεθίσματος και το φύλο.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μελετώντας τη στατιστική σημαντικότητα για τα δεδομένα σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές κυρίως για τον άλφα ρυθμό, δεδομένου ότι  η στατιστική διαφορά είναι σημαντική όταν έχει τιμή κάτω από 0,05. Ακολουθούν τα αντίστοιχα διαγράμματα όπου η σειρά των ηλεκτροδίων όπως παρουσιάζονται είναι Fp1, F3, C5, C3, Fp2, F4, C6, C4, O1, O2, P4, P3, Pz, Cz και Fz

### 6.6.1 Υψηλός τόνος

Σχήμα 82: Διάγραμμα μέσων τιμών ενέργειας Ρ50 για άντρες απουσία ακτινοβολίας.

Σχήμα 83: Διάγραμμα μέσων τιμών ενέργειας Ρ50 για άντρες παρουσία ακτινοβολίας

Σχήμα 84: Διάγραμμα μέσων τιμών ενέργειας Ρ50 για γυναίκες απουσία ακτινοβολίας

Σχήμα 85: Διάγραμμα μέσων τιμών ενέργειας Ρ50 για γυναίκες παρουσία ακτινοβολίας

### 6.6.2 Χαμηλός τόνος

Σχήμα 86: Διάγραμμα μέσων τιμών ενέργειας Ρ50 για άντρες απουσία ακτινοβολίας

Σχήμα 87: Διάγραμμα μέσων τιμών ενέργειας Ρ50 για άντρες παρουσία ακτινοβολίας

Σχήμα 88: Διάγραμμα μέσων τιμών ενέργειας Ρ50 για γυναίκες απουσία ακτινοβολίας

Σχήμα 89: Διάγραμμα μέσων τιμών ενέργειας Ρ50 για γυναίκες παρουσία ακτινοβολίας

## 6.7 Συμπεράσματα και μελλοντικές προεκτάσεις

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής  είναι η επεξεργασία εγκεφαλικών σημάτων με τη χρήση των wavelets υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα έγινε μια συνοπτική παρουσίαση κάποιων γενικών στοιχείων της νευροφυσιολογίας καθώς και της λειτουργίας του εγκεφαλογράφου και των ιδιοτήτων του εγκεφαλικού σήματος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε περιγραφή της πειραματικής διάταξης όπως επίσης και του πειράματος το οποίο διεξήχθη σε 20 υγιή άτομα, δέκα άντρες και δέκα γυναίκες. Πραγματοποιήθηκε μια εκτενής αναφορά στη θεωρία των wavelets προκειμένου να γίνουν κατανοητές βασικές έννοιες και αφού έγινε μια σχετική βιβλιογραφική παρουσίαση των εφαρμογών της ανάλυσης wavelet στην ηλεκτροεγκεφαλογραφία, ακολούθησε η τεχνική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχτηκαν και η στατιστική τους επεξεργασία η οποία οδήγησε σε μια σειρά από συμπεράσματα που περιγράφηκαν παραπάνω.

Η διπλωματική προσέφερε μια σημαντική διαπίστωση σχετικά με το ρόλο των wavelets ως εργαλείο στην ανάλυση των εγκεφαλικών σημάτων. Είναι γεγονός ότι τα wavelets αντικαθιστούν πλέον τις  παραδοσιακές μεθόδους ανάλυσης όπως είναι ο μετασχηματισμός Fourier καθώς παρουσιάζουν πληθώρα πλεονεκτημάτων όπως αυτά παρουσιάσθηκαν παραπάνω. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανάλυση wavelet αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη μελέτη της εγκεφαλογραφίας και θα βοηθήσει τους επιστήμονες στην εξαγωγή νέων θεμελιωδών συμπερασμάτων .

Ταυτόχρονα στη παρούσα στη διπλωματική έγινε μελέτη τόσο της επίδρασης του φύλου όσο και της ακτινοβολίας αλλά και της αλληλεπίδρασης τους στα εγκεφαλικά σήματα που μας προσέφεραν σημαντικές πληροφορίες οι οποίες προέκυψαν ύστερα από την ανάλυση wavelet και τη στατιστική τους επεξεργασία. Ειδικότερα διαπιστώθηκε μετά από μια σειρά συγκρίσεων για τα πρώιμα προκλητά δυναμικά για ένα συχνοτικό εύρος, η αλληλεπίδραση τριών παραγόντων, της ακτινοβολίας, του φύλου και του είδους ερεθίσματος που τα προξένησε.

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματοποιείται μια σύμπραξη με την επιστήμη της ιατρικής καθότι όλα αυτά τα συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν από την ιατρική επιστήμη και να δώσουν νέο έναυσμα για μελέτες σχετικά με την επίδραση της Η/Μ ακτινοβολίας στην εγκεφαλική λειτουργία. Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να  γίνουν μια σειρά από προεκτάσεις που θα περιελάμβαναν νέες μετρήσεις με μεγαλύτερο και περισσότερο ετερόκλητο δείγμα εξεταζομένων. Επίσης θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα εγκεφαλικά σήματα σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά τη στατιστική ανάλυση και έτσι να οδηγηθούμε σε νέα συμπεράσματα. Επιπλέον θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αλλαγές σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του σήματος όπως είναι η συχνότητα και η ισχύς καθώς και άλλων πειραματικών συνθηκών όπως η απόσταση της κεραίας από το κεφάλι του εξεταζόμενου κ.α. Όλα αυτά μπορούν να δώσουν μια νέα ώθηση στη μελέτη του συγκεκριμένου αντικειμένου.

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κουτσούρης Δ (2000) Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και ανάλυση ιατρικών

σημάτων Εκδόσεις Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

2. Γιόβα Δ, Θεοδοσίου Θ, Αλεξανδράτου Ε, Ατλαμαζόγλου Β, Πολτόπουλος Κ (2000)

Εισαγωγή στην κυτταρική μηχανική και εφαρμοσμένη βιοφυσική Εκδόσεις Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου

3. A. Graps. An Introduction to Wavelets. IEEE Computational Science and Engineering, Summer 1995, Vol. 2, num 2. 1995.

4. Bjorn Jawerth and Wim Sweldens.  An Overview of Wavelet Based Multiresolution Analyses. SIAM Review, 36(3):377-412, 1994.

5. Robi Polikar (1999), The wavelet Tutorial - http://users.rowan.edu/~polikar/WAVELETS/WTtutorial.html

6. Joeph Santarcangelo  &  Derek Densmore , Wavelets

7. Joeph Santarcangelo & Derek Densmore , Orthogonal and Integral Transforms

8. Wikipedia , Νευρώνας

http://el.wikipedia.org/wiki/νευρώνας

9. Wikipedia, Electroencephalography

http://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography

10. H. A. Al-Nashash, J. S. Paul and N. V.Thakor ( 2003) ,  Wavelet Entropy Method for EEG Analysis: Application to Global Brain Injury, School of Engineering, American University of Sharjah, Sharjah, UAE

11. Anna Caterina Merzagora, Scott Bunce, Meltem Izzetoglu and Banu Onaral  (2006) , Wavelet analysis for EEG feature extraction in deception detection

12. T. Malina, A. Folkers and U.G. Hofmann (2002) , Real-time EEG processing based on Wavelet Transformation , Institute for Signal Processing, Medical University of Lübeck, 23569 Lübeck, Germany

13. S. Blanco, A. Figliola, R. Quian Quiroga, O. A. Rosso  and E. Serrano (1998) , Time-frequency analysis of electroencephalogram series. III. Wavelet packets and information cost function , Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Ca´lculo, Universidad de Buenos Aires, Pabello´n II, Ciudad Universitaria

14. O.A. Rosso and A. Figliola (2004) , Order/disorder in brain electrical activity , Instituto de C´alculo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

15.  Wikipedia, Wavelet

http://en.wikipedia.org/wiki/Wavelet

16.  Νάνου Δ. Ελένη , Ανάπτυξη μεθοδολογίας μελέτης και αξιολόγησης της επίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2007)

17. Αναστασία Κ. Αναγνωστοπούλου και Ανδρονίκη Θ. Θεοδωροπούλου, Επίδραση της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στα Προκλητά Εγκεφαλικά Δυναμικά , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2003)

18.  Γεώργιος Β. Ηλιάκης και Νικόλας Ι. Κυριακάκης, Διεξαγωγή Πειράματος & Επεξεργασία Μετρήσεων υπό την Επίδραση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε Εγκεφαλικά Σήματα , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2004)

19.  Wikipedia, Analysis of Variance

http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis_of_variance

# Text boxes

Επεξεργασία Σημάτων Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με χρήση  Wavelets υπό την   επίδραση  Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Μαρία Β. Λάμπρου

Μαρία Β. Λάμπρου

Επεξεργασία Σημάτων Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με χρήση Wavelets υπό την επίδραση  Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

............................

Χρήστος Καψάλης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Δήμητρα-Θεοδώρα Κακλαμάνη

Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

............................

Παναγιώτης Κωττής

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

...................................

Μαρία Β. Λάμπρου

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Σχήμα 27: Η εναλλαγή των συχνοτήτων του σήματος g(t) στο πεδίο του χρόνου