ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής Και Συστημάτων Πληροφορικής

Βέλτιστη Ανάθεση Πόρων Ζεύξης Ανόδου Ασύρματων Δικτύων  Υψηλών Ταχυτήτων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

της

ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΕΛΕΝΗΣ

Επιβλέπων : Συμεών Παπαβασιλείου

Επίκουρος Καθηγητής

Αθήνα, Μάιος 2008

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής Και Συστημάτων Πληροφορικής

Βέλτιστη Ανάθεση Πόρων Ζεύξης Ανόδου Ασύρματων Δικτύων  Υψηλών Ταχυτήτων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

της

ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΕΛΕΝΗΣ

Επιβλέπων :	Συμεών Παπαβασιλείου

Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την  .

...................................		...................................		...................................

Συμεών Παπαβασιλείου	Ιωάννης Κανελλόπουλος	Μιχαήλ Θεολόγου

Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάιος 2008

...................................

ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

© 2008 – Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα υμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού  Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της αποδοτικής κατανομής πόρων, στην άνω ζεύξη CDMA ασύρματων δικτύων, τα οποία υποστηρίζουν υπηρεσίες πραγματικού χρόνου με ποικίλους περιορισμούς ως προς την ποιότητα τους.

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, έγινε χρήση της συνάρτησης ευχαρίστησης, η οποία έχει εφαρμοστεί εκτενώς στον τομέα των οικονομικών επιστημών. Σκοπός της χρήσης της έννοιας αυτής είναι η έκφραση του βαθμού ευχαρίστησης ενός χρήστη με κανονικοποιημένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του σε πραγματική ρυθμοαπόδοση και κατανάλωση ισχύος. Το πρόβλημα της κατανομής πόρων διαμορφώθηκε ώστε τα αποτελέσματα να προκύπτουν χωρίς την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες προσπαθούν ανεξάρτητα να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους με βάση τους επιβληθέντες περιορισμούς, η οποία εκφράζεται μέσω της συνάρτησης ευχαρίστησης.

Με βάση τη θεωρία του Nash, αποδεικνύεται η ύπαρξη και μοναδικότητα του σημείου ισορροπίας κατά Nash, για τον αλγόριθμο κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη (UPC). Αποδεικνύεται ότι στο σημείο ισορροπίας κατά Νash, όλοι οι χρήστες πετυχαίνουν ένα συγκεκριμένο κατώφλι σηματοθορυβικού λόγου ή μεταφέρουν δεδομένα με τη μέγιστη ισχύ, οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο το σύστημα σε ισορροπία ως προς το σηματοθορυβικό λόγο. Επιπλέον, παρουσιάζεται ένας κατανεμημένος επαναληπτικός αλγόριθμος, ο οποίος καταλήγει στην εύρεση του σημείου ισορροπίας κατά Nash (UPC algorithm).

Επιπρόσθετα, μελετήθηκαν και αναλύθηκαν οι ιδιότητες του σημείου ισορροπίας σε θεωρητικό επίπεδο. Παράλληλα, αναδεικνύονται προκύπτουσες διακυμάνσεις, ώστε να επέλθει εξισορρόπηση, ανάμεσα στην συνολική ρυθμοαπόδοση των χρηστών και την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών για υπηρεσίες πραγματικού χρόνου.

Εν κατακλείδι, μέσω της μοντελοποίησης της θεωρητικής γνώσης που συλλέχθηκε και στη συνέχεια των προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν, παρουσιάζεται και ταυτόχρονα  αξιολογείται ο προτεινόμενος αλγόριθμος για τον έλεγχο της ισχύος στην άνω ζεύξη.

Λέξεις κλειδιά: <<ασύρματα δίκτυα, κατανομή πόρων βασισμένη στην ευχαρίστηση των χρηστών, ποιότητα υπηρεσιών, υπηρεσίες πραγματικού χρόνου>>

Abstract

In this thesis the issue of efficient power allocation in the uplink of CDMA wireless networks supporting real-time services with various QoS constraints, is addressed.

Within the proposed framework, utility functions are adopted to reflect a user’s degree of satisfaction with respect to its actual throughput requirements satisfaction and respective power consumption. The corresponding problem is formulated as a non-cooperative game where users aim selfishly at maximizing their utility-based performance under the imposed limitations.

The existence and uniqueness of a Nash equilibrium point of the proposed Uplink Power Control (UPC) game is proven, at which all users have attained a targeted SINR threshold value or transmit with their maximum power, leading essentially to an SINR-balanced system. Moreover, a distributed iterative algorithm for reaching UPC game’s equilibrium is provided.

The properties of equilibrium in a pure optimization theoretical framework are studied, and the tradeoffs between users’ overall throughput performance and real-time services’ QoS requirements satisfaction, in channel aware resource allocation processes, are revealed and quantified.

Through modeling and simulation the efficacy of the introduced framework and proposed UPC algorithm are demonstrated and evaluated.

Keywords: Wireless networks, utility-based resource allocation, QoS, real-time services.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Συμεών Παπαβασιλείου, που είχε την επίβλεψη της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Αισθάνομαι ιδιαίτερο χρέος τόσο για την επιστημονική του καθοδήγηση όσο και για το έντονο ενδιαφέρον που έδειξε για την παρούσα εργασία. Επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου στην ανάθεση ενός τόσο επιστημονικά ενδιαφέροντος θέματος και για την πάντα καλοπροαίρετη και άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προέκυπταν.

Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υποψήφιο διδάκτορα κ. Τιμόθεο Καστρινογιάννη. Καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας μελέτης, υπήρξε όχι μόνο επιβλέπων συνεργάτης, αλλά και φίλος, θυσιάζοντας πολύτιμο προσωπικό του χρόνο για να με βοηθήσει. Χωρίς την υπομονή, τις συμβουλές, τις ιδέες, την επιστημονική του πείρα και την αμέριστη βοήθειά του δεν θα ήταν δυνατή η επιτυχής περάτωση αυτού του έργου.

Αφιερώνεται στους γονείς μου

Ιωάννη και Ευρυδίκη

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο	18

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	19

1.1	Πρόλογος	20

1.2	Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας	22

1.3	Δομή της διπλωματικής εργασίας	24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο	25

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HDR(High Data Rate)& ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ CDMA(Code Division Multiple Access)	26

2.1	Περιγραφή του μοντέλου  HDR(High Data Rate)	27

2.1.1	Υλοποίηση μοντέλου HDR	27

2.1.2	Μελλοντικές βελτιστοποιήσεις του μοντέλου HDR	28

2.2	Λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου CDMA	29

2.2.1	Πολλαπλή πρόσβαση	29

2.2.2	Η τεχνική CDMA στα ασύρματα δίκτυα	31

2.2.2.1 	Λειτουργία της τεχνικής πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης κώδικα	31

2.2.3	Πλεονεκτήματα της τεχνικής CDMA	33

2.3	Παράγοντες καθορισμού λειτουργίας ενός χρονοδρομολογητή	33

2.3.1	Απαραίτητο όριο προσφερόμενης ποιότητας υπηρεσίας στον χρήστη	34

2.3.2	Διάκριση υπηρεσιών στο βραχυπρόθεσμο διάστημα	34

2.3.2.1	Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου	35

2.3.2.2 Υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου	36

2.4	Ευκαιριακή δρομολόγηση (opportunistic scheduling)	37

2.4.1	Μακροπρόθεσμη Δικαιοσύνη Χρόνου Πρόσβασης (Long Term Access Fairness-Temporal fairness)	39

2.4.2	Μακροπρόθεσμη Δικαιοσύνη Ρυθμαπόδοσης (Long-Term Throughput Fairness-utilitarian fairness)	40

2.4.2.1	Εφαρμογή δικαιοσύνης ευχαρίστησης στην κάτω ζεύξη (Utilitarian Fairness-downlink scenario)	40

2.4.2.2	Εφαρμογή δικαιοσύνης ευχαρίστησης στην άνω ζεύξη (Utilitarian Fairness-uplink scenario)	41

2.4.3	Δικαιοσύνη εξασφάλισης ελάχιστης απόδοσης (minimum-performance guarantee fairness)	43

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	45

3.4	Μη συνεταιριστικό πρόβλημα κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη	45

3.1	Περιγραφή χαρακτηριστικών παραμέτρων του δικτύου	46

3.2	Συνάρτηση ευχαρίστησης (utility function)	47

3.3	Ικανοποίηση απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσιών(QoS)	50

3.4	 Μη συνεταιριστικό πρόβλημα κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη	53

3.4.1	Διατύπωση προβλήματος	53

3.4.2  Εύρεση σημείου ισορροπίας κατά Nash	54

3.3.3	Αλγόριθμος κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη (UPC Algorithm)	64

3.5 	 Ιδιότητες σημείου ισορροπίας	65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο	70

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	71

4.1	Αριθμητικά αποτελέσματα	72

4.1.1	 Σενάριο προσομοίωσης	72

4.1.2	Ιδιότητες σημείου ισορροπίας για το παίγνιο G κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη	73

4.1.3	Εξισορρόπηση μεταξύ κατανάλωσης ισχύος και ρυθμοαπόδοσης	78

4.1.4	Συσχέτιση μεταξύ εκπλήρωσης απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσιών χρηστών και σχήματος διαμόρφωσης	80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο	84

5.1 ΕΠΙΛΟΓΟΣ	85

5.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	85

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	88

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 1: Κυρτή συνάρτηση(convex function)	21

Σχήμα 2: Κοίλη συνάρτηση (concave function)	21

Σχήμα 3: Σιγμοειδής συνάρτηση (sigmoidal function)	22

Σχήμα 4: Πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας(FDMA)	30

Σχήμα 5: Πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης χρόνου(TDMA)	30

Σχήμα 6: Μεταφορά δεδομένων σε ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί τεχνική CDMA	32

Σχήμα 7: Συνάρτηση απόδοσης για διαφορετικά σχήματα διαμόρφωσης(BPSK,DPSK,FSK)	49

Σχήμα 8: Βηματική συνάρτηση ευχαρίστησης με αποκοπή στην τιμή 	51

Σχήμα 9: Η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης  συναρτήσει του ρυθμού μετάδοσης  για χρήστες υπηρεσιών πραγματικού χρόνου.	52

Σχήμα 10: Πρόσημο της  για τις διάφορες τιμές του γ για .	58

Σχήμα 11: Πρόσημο της  για τις διάφορες τιμές του γ για.	59

Σχήμα 12: Δίκτυο CDMA, μίας κυψέλης με 10 χρήστες	72

Σχήμα 13: Σύγκλιση P για μία κλάση χρηστών	74

Σχήμα 14: Σύγκλιση P για μία δύο κλάσεις χρηστών	74

Σχήμα 15: Ρυθμός εκπομπής για χρήστες με βηματική απόσταση 100m, Σ1(Μ=500)	75

Σχήμα 16:  Ρυθμός εκπομπής για χρήστες με βηματική απόσταση 100m, Σ2(Μ=100)	75

Σχήμα 17: Ρυθμός εκπομπής για χρήστες με βηματική απόσταση 250m, Σ1(Μ=500)	76

Σχήμα 18: Ρυθμός εκπομπής για χρήστες με βηματική απόσταση 250m, Σ2(Μ=100)	76

Σχήμα 19: Ευχαρίστηση χρηστών για βηματική απόσταση 100m στο Σ1	77

Σχήμα 20: Ευχαρίστηση χρηστών για βηματική απόσταση 100m στο Σ2	77

Σχήμα 21: Πλήθος επαναλήψεων με σκοπό τη σύγκλιση του αλγορίθμου για διαφορετικό πλήθος χρηστών	78

Σχήμα 22: Μέση κατανάλωση ισχύος σε σχέση με την απόσταση των χρηστών από το σταθμό βάσης.	79

Σχήμα 23: Μέση ευχαρίστηση σε σχέση με την απόσταση των χρηστών από το σταθμό βάσης.	79

Σχήμα 24: Μέσος ρυθμός μετάδοσης σε σχέση με την απόσταση των χρηστών από το σταθμό βάσης.	80

Σχήμα 25: Μέση ευχαρίστηση για χρήστες με βηματική απόσταση 250m	81

Σχήμα 26: Διακύμανση ρυθμού μετάδοσης για χρήστες με βηματική απόσταση 250m	81

Σχήμα 27: Μέση ευχαρίστηση για χρήστες με βηματική απόσταση 100m	82

Σχήμα 28: Μέση κατανάλωση ισχύος για βηματική απόσταση 100m	83

Σχήμα 29: Διακύμανση ρυθμού μετάδοσης για χρήστες με βηματική απόσταση 100m	83

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  - Πρόλογος

  - Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας

  - Δομή της διπλωματικής εργασίας

_____________________________________________________________________

## Πρόλογος

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας πραγματοποιείται μία επανάσταση στις ασύρματες επικοινωνίες. Η αύξηση των χρηστών και των απαιτήσεών τους, οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας, η ανάγκη για χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου οπουδήποτε και για κάθε χρονική στιγμή μαρτυρούν ότι οι ασύρματες επικοινωνίες αποτελούν βασικό μέρος της καθημερινότητάς μας. Η σύγχρονη κοινωνία έχει χαρακτηριστεί ως κοινωνία της πληροφορίας και η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων πρέπει να έχει ως κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων των χρηστών.

Οι σύγχρονοι χρήστες έχουν αρχίσει να απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από τις κλασσικές μεθόδους επικοινωνίας, όπως είναι το ενσύρματο τηλέφωνο και η γραπτή αλληλογραφία και να στρέφονται προς την κινητή τηλεφωνία, το διαδίκτυο κ.ά.. Η ανάγκη για μεταξύ τους επικοινωνία, για ενημέρωση, ψυχαγωγία και ανταλλαγή πληροφοριών  δηλώνει την απαίτησή τους για γρήγορη, αξιόπιστη και ευρείας κάλυψης ασύρματη επικοινωνία. Παράλληλα όμως με την αύξηση των χρηστών έχει αυξηθεί και ο όγκος της διακινούμενης πληροφορίας, αλλά και οι απαιτήσεις που έχουν οι χρήστες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες επικοινωνίας. Για τους παραπάνω λόγους γίνεται χρήση του μοντέλου ασύρματου δικτύου υψηλής ρυθμαπόδοσης HDR (High Data Rate) το οποίο χρησιμοποιεί τεχνικές μετάδοσης πολύπλεξης με κώδικα CDMA ([1],[2],[3]).

Επιπρόσθετα, εξαιτίας της ετερογένειας που επικρατεί στα ασύρματα δίκτυα και της ανάγκης ικανοποίησης των απαιτήσεων των χρηστών, οι οποίοι επιθυμούν διαφορετικής ποιότητας υπηρεσίες(QoS), στις πιο πρόσφατες μελέτες έχει γίνει υιοθέτηση, από τον τομέα των οικονομικών επιστημών, της συνάρτησης ευχαρίστησης. Η συνάρτηση ευχαρίστησης διευκολύνει τη διατύπωση ευέλικτων αλγορίθμων ευκαιριακής δρομολόγησης για την κατανομή των πόρων του δικτύου. Με την εισαγωγή αυτής της νέας ιδέας, είναι δυνατόν να εκφρασθεί η ποικιλομορφία που επικρατεί ανάμεσα στις απαιτήσεις πολλών χρηστών που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το δίκτυο και η ελαστικότητά τους ως προς τις προσφερόμενες σε αυτούς υπηρεσίες. Η συνάρτηση ευχαρίστησης (utility function) εκφράζει την ευχαρίστηση που λαμβάνει ο χρήστης σε σχέση με την ποιότητα υπηρεσιών που του προσφέρεται από το δίκτυο. Με τη χρήση της μπορούμε να μοντελοποιήσουμε την απόδοση ενός συνόλου χρηστών με διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα υπηρεσιών σε ένα δίκτυο, μέσω ομογενών συναρτήσεων.

Αξιοσημείωτη έρευνα έχει ήδη γίνει στα ασύρματα δίκτυα πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης κώδικα (CDMA) στην προς τα κάτω ζεύξη([4],[5]) όπου έχει ορισθεί η συνάρτηση ευχαρίστησης ως μία γραμμική σχέση ανάμεσα στην απόδοση των υπηρεσιών των χρηστών και την πραγματική ρυθμοαπόδοση που αυτοί λαμβάνουν, δηλαδή το πλήθος των bits που έχουν ληφθεί σωστά. Για την εξαγωγή της σχέσης αυτής, έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες δικαιοσύνης([6]), οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις των χρηστών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες πραγματικού χρόνου([7]) και οι περιορισμοί που επιβάλει το φυσικό μέσο μεταφοράς([8]). Τέλος, η λύση στο πρόβλημα βέλτιστης κατανομής πόρων (εύρεση ισχύος εκπομπής, ρυθμού μετάδοσης κ.λ.π.) στην προς τα κάτω ζεύξη προκύπτει συνήθως μέσω επαναληπτικών αλγόριθμων ευκαιριακής δρομολόγησης.

Σε αντίθεση, στην προς τα άνω ζεύξη([9]), εξαιτίας των πιο αυστηρών περιορισμών ως προς την ισχύ εκπομπής των χρηστών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις τους ως προς την ποιότητα υπηρεσίας που λαμβάνουν, ο προσδιορισμός των τιμών που λαμβάνει η συνάρτηση ευχαρίστησης εξαρτάται άμεσα και από την ενέργεια που χρειάζεται κάθε χρήστης για να αποκτήσει το εκάστοτε επίπεδο ικανοποίησης ως προς την ποιότητα υπηρεσιών που λαμβάνει. Παράλληλα, για την προς τα άνω ζεύξη ενός ασύρματου δικτύου, οι χρήστες προσπαθούν ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους να μεγιστοποιήσουν την προσωπική τους ευχαρίστηση, ικανοποιώντας παράλληλά τις απαιτήσεις τους σε ποιότητα υπηρεσιών. Η ατομική αυτή προσπάθεια κάθε χρήστη για μεγιστοποίηση της ευχαρίστησής του, επιτρέπει τη μοντελοποίηση της λύσης του προβλήματος σε ένα μη συνεταιριστικό αλγόριθμο όπου κάθε κόμβος του δικτύου προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την ικανοποίηση που λαμβάνει από την προσφερόμενη υπηρεσία([10],[11],[12]).

Επιπρόσθετα, ερευνητικά βήματα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση συνένωσης των ασύρματων και ενσύρματων δικτύων([13],[14]). Ένας χρήστης είναι δυνατό να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο ασύρματο δίκτυο και για να συνεχίσει την εξυπηρέτησή του να μεταβεί σε κάποιο ενσύρματο ή και το αντίστροφο. Κάποιες από τις μελέτες που έχουν γίνει χρησιμοποιούν έναν ενιαίο τρόπο έκφρασης της ευχαρίστησης που λαμβάνει συνολικά ο χρήστης από την εξυπηρέτησή του. Για παράδειγμα, στα ενσύρματα δίκτυα, για υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου, η ευχαρίστηση που λαμβάνει ο χρήστης μπορεί να παρασταθεί με μία κοίλη ή  κυρτή συνάρτηση ευχαρίστησης του ρυθμού μετάδοσης, ο οποίος ανατίθεται στο χρήστη.

Σχήμα 1: Κυρτή συνάρτηση(convex function)

Σχήμα 2: Κοίλη συνάρτηση (concave function)

Η παραπάνω παράσταση μπορεί να εξηγηθεί λογικά, αφού στις υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου όσο ο χρήστης λαμβάνει μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης, η ευχαρίστησή του συνεχίζει να  αυξάνεται. Επιπλέον, εάν στον χρήστη αναλογεί χαμηλός ρυθμός μετάδοσης, η ευχαρίστησή του δε μειώνεται κατακόρυφα. Αντίθετα, στις υπηρεσίες πραγματικού χρόνου, η συνάρτηση ευχαρίστησης παριστάνεται με τη βοήθεια της σιγμοειδούς συνάρτησης.

Σχήμα 3: Σιγμοειδής συνάρτηση (sigmoidal function)

Στο παραπάνω σχήμα γίνεται αντιληπτό ότι η ευχαρίστηση που λαμβάνει ένας χρήστης από τον προσφερόμενο ρυθμό μετάδοσης αυξάνεται μέχρι ένα σημείο, από το οποίο και μετά όσο και αν αυξάνει ο προσφερόμενος ρυθμός μετάδοσης, αυτό δεν ωφελεί το χρήστη. Επιπλέον, εάν ο ρυθμός μετάδοσης που προσφέρει το δίκτυο σε έναν χρήστη είναι μικρότερος από κάποια ορισμένη κρίσιμη τιμή, τότε η ευχαρίστηση του χρήστη μειώνεται κατακόρυφα και σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο το δίκτυο να απορρίπτει το χρήστη αυτόν.

Όμοιες συναρτήσεις ευχαρίστησης που χρησιμοποιούνται στα ενσύρματα δίκτυα, υιοθετήθηκαν και στα ασύρματα δίκτυα. Σε μελλοντική ερευνητική εργασία μπορεί να γίνει μία πρώτη προσέγγιση της ενσωμάτωσης αυτής και της επίλυσης του προβλήματος της βέλτιστης κατανομής πόρων σε ένα διευρυμένο δίκτυο, που περιλαμβάνει ενσύρματο και ασύρματο περιβάλλον([15],[16]).

Επιπλέον, έχει ήδη μελετηθεί([16]) η κατανομή πόρων στην προς τα άνω ζεύξη και συγκεκριμένα η ευχαρίστηση που λαμβάνει ένας χρήστης, για υπηρεσίες πραγματικού χρόνου, σε σχέση με την πραγματική ρυθμοαπόδοση που του προσφέρεται. Ωστόσο, όμως, στην παραπάνω μελέτη δεν έχει ληφθεί υπόψη ο παράγοντας της ισχύος που καταναλώνει ο χρήστης για να αποκτήσει την ευχαρίστηση αυτή. Τέλος, με τη βοήθεια της θεωρίας παιγνίων ([10]) συμπεραίνουμε ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος κατανομής πόρων σε ασύρματα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων υψηλών ταχυτήτων είναι κατανεμημένος και υποστηρίζει την αυτονομία των κόμβων του δικτύου, δηλαδή την αυτονομία των χρηστών.

## Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας

Τα τελευταία χρόνια γίνεται έρευνα σχετικά με τη μεταφορά πληροφορίας από το σταθμό  βάσης προς τους χρήστες, δηλαδή έχει μελετηθεί διεξοδικά η λειτουργία της προς τα κάτω ζεύξης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε την κατανομή ισχύος στους χρήστες ώστε να μεταφέρουν οι ίδιοι πληροφορία προς το σταθμό βάσης (λειτουργία άνω ζεύξης), στα πλαίσια ενός CDMA ασύρματου δικτύου. Η μελέτη μας εστιάζεται σε υπηρεσίες πραγματικού χρόνου, όπως υπηρεσίες φωνής,  δίνοντας τη δυνατότητα για μελλοντική επέκταση σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου.

Επιπρόσθετα, θέλοντας να εκφράσουμε με ενιαίο τρόπο την ευχαρίστηση που λαμβάνει ένας χρήστης από την εξυπηρέτηση που του προσφέρει το ασύρματο δίκτυο, ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο ανήκει ή από την υπηρεσία που χρησιμοποιεί, δανειστήκαμε από τον τομέα των οικονομικών επιστημών τη συνάρτηση ευχαρίστησης (utility function). Η χρήση της είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι καταλήγουμε να αναθέτουμε την ισχύ εκπομπής του κάθε χρήστη προς το σταθμό βάσης με βάση την ευχαρίστηση που πρόκειται τελικά να λάβει και επομένως η αποτελεσματική εξυπηρέτηση χρηστών με πολλαπλά κριτήρια ποιότητας υπηρεσίας μπορεί να επιτευχθεί.

Πιο αναλυτικά αναφέρουμε ότι κάθε χρήστης εκπέμπει προς το σταθμό βάσης με κατάλληλα επιλεγμένη ισχύ, ώστε με βάση την επιλογή αυτή να μεγιστοποιείται η απόδοση του, η οποία στην πράξη εκφράζεται από το επίπεδο της  ευχαρίστησης που λαμβάνει, δηλαδή την κανονικοποιημένη τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση ευχαρίστησης του. Σε αυτό το σημείο αναφέρουμε ότι η ευχαρίστηση(utility) ενός χρήστη δεν είναι ένα αόριστο και θεωρητικό μέγεθος, αλλά συμπεριλαμβάνει την πραγματική ρυθμοαπόδοση που αναμένει o χρήστης, αλλά και τις απαιτήσεις του σε ποιότητα υπηρεσιών, με όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος.

Στη συνέχεια της έρευνας μας, διατυπώσαμε το πρόβλημα κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη (Uplink Power Control problem-UPC) ως ένα μη συνεταιριστικό παίγνιο στο οποίο κάθε χρήστης προσπαθεί ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και συνεπαγωγικά την ευχαρίστηση που λαμβάνει. Το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίσαμε με τη θεωρία παιγνίων και αποδείξαμε την ύπαρξη και μοναδικότητα ενός σημείου ισορροπίας κατά Nash (Nash Equilibrium-NE) για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στο σημείο ισορροπίας, όπως υποδηλώνει και ο όρος, κανένας χρήστης δεν επιθυμεί να αλλάξει τις παραμέτρους του, για παράδειγμα την ισχύ εκπομπής, διότι σε αυτή την κατάσταση όλοι οι χρήστες λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή ευχαρίστηση. Παράλληλα, παρουσιάζουμε έναν κατανεμημένο επαναληπτικό αλγόριθμο, ο οποίος οδηγεί στην εύρεση του σημείου ισορροπίας (UPC algorithm).

Έπειτα, αναλύσαμε τις ιδιότητες του σημείου ισορροπίας κατά Nash για το πρόβλημα που ορίσαμε και παρουσιάζουμε τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ των απαιτήσεων των χρηστών σε ποιότητα υπηρεσιών για υπηρεσίες πραγματικού χρόνου, των σχημάτων διαμόρφωσης και κωδικοποίησης του συστήματος και των ορίων της ισχύος με την οποία μπορούν να εκπέμψουν, μεταφέροντας τα δεδομένα τους, οι χρήστες προς το σταθμό βάσης. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη συσχέτιση και την αλληλοεξάρτηση των τριών παραπάνω μεγεθών είναι ιδιαίτερης σημασίας. Έγινε φανερό ότι δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα και την αυτονομία να ελέγχουν οι ίδιοι, ανεξάρτητα μεταξύ τους, τον τρόπο της διαμόρφωσης και της κωδικοποίησης της εκπεμπόμενης πληροφορίας τους προς το σταθμό βάσης και επιπλέον τα επίπεδα της ισχύος εκπομπής, επιτυγχάνουν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση της ποιότητας υπηρεσιών που επιθυμούν.

Εν κατακλείδι, για να επιβεβαιώσουμε και να αναδείξουμε την πρακτική χρησιμότητα του αλγορίθμου ελέγχου ισχύος στην άνω ζεύξη (UPC algorithm) διαμορφώσαμε σε μορφή κώδικα τον αλγόριθμο και συλλέξαμε τα επιθυμητά εξαγόμενα, τα οποία παραθέτουμε με αναλυτικό σχολιασμό στο τέλος της εργασίας.

## Δομή της διπλωματικής εργασίας

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντομη αναφορά στα κεφάλαια της παρούσας εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του συστήματος HDR(High Data Rate) αλλά και γενικότερα ενός ασύρματου δικτύου CDMA (Code Division Multiple Access) στο οποίο εφαρμόζεται το μοντέλο HDR. Επιπλέον, γίνεται διάκριση ανάμεσα στις υπηρεσίες πραγματικού και μη πραγματικού χρόνου και αναλύεται η ευκαιριακή δρομολόγηση (opportunistic scheduling) και οι διάφορες πολιτικές δικαιοσύνης που δύναται να εφαρμοστούν. Στο κεφάλαιο 3, γίνεται περιγραφή των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το δίκτυο που θα μελετήσουμε και ορίζεται η μορφή και οι ιδιότητες της συνάρτησης ευχαρίστησης ενός χρήστη. Στη συνέχεια, περιγράφεται η ανοχή που επιδεικνύουν οι χρήστες ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους για την προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσίας(QoS) από το δίκτυο. Επιπλέον, ορίζεται το πρόβλημα κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη (UPC game) και διατυπώνεται ο αλγόριθμος επίλυσής του, ο οποίος οδηγεί το σύστημα στο σημείο ισορροπίας κατά Nash, του οποίου οι ιδιότητες αναλύονται. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την υλοποίηση του αλγορίθμου κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη, μέσω γραφικών παραστάσεων και αριθμητικών δεδομένων. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί ο επίλογος και γίνεται αναφορά σε μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας ερευνητικής εργασίας.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HDR(High Data Rate)& ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ CDMA(Code Division Multiple Access)

  - Περιγραφή του μοντέλου  HDR(High Data Rate)

  - Λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου CDMA

  - Παράγοντες καθορισμού λειτουργίας ενός χρονοδρομολογητή

  - Ευκαιριακή δρομολόγηση (opportunistic scheduling)

____________________________________________________________________

## 2.1	Περιγραφή του μοντέλου  HDR(High Data Rate)

Η ανάγκη για γρήγορη και αξιόπιστη μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων οδήγησε στη δημιουργία του μοντέλου HDR (High Data Rate) ([1],[2],[3]), το οποίο όπως δηλώνει και το όνομά του, αποτελεί ένα μοντέλο για τη μεταφορά δεδομένων με υψηλές ταχύτητες, ανεπτυγμένο πάνω σε ένα ασύρματο δίκτυο CDMA. Οι διαφορές και οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα δεδομένα υψηλής ταχύτητας (High-speed data) κατά τη μετάδοση και μεταφορά τους, σε σχέση με τη μετάδοση άλλου τύπου πληροφοριών, όπως είναι η μετάδοση της φωνής, μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε αλγορίθμους χρονοδρομολόγησης, οι οποίοι έχουν την ευελιξία να διαμορφώνουν κατάλληλα την αλληλουχία εξυπηρέτησης των χρηστών προς όφελος του συστήματος.

Πιο αναλυτικά αναφέρουμε ότι τα δεδομένα υψηλής ταχύτητας χαρακτηρίζονται από εκρηκτική και ασύμμετρη κίνηση και από ανοχή στην καθυστέρηση, χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει στη μετάδοση της φωνής, αφού σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε καθυστέρηση στη μεταφορά δεδομένων καθιστά την υπηρεσία ανωφελή και μη αξιοποιήσιμη. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι από τη στιγμή που οι χρήστες έχουν την ανάγκη για μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας, συνεπαγωγικά αυξάνονται και οι απαιτήσεις τους για ικανοποιητική εξυπηρέτηση από το σύστημα. Οι απαιτήσεις αυτές προσδιορίζονται στους υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, στην ενοποίηση των υπηρεσιών και στην ευελιξία ως προς την παροχή διαφορετικής ποιότητας υπηρεσιών.

### 2.1.1	Υλοποίηση μοντέλου HDR

Το μοντέλο HDR υλοποιείται με πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης κώδικα (CDMA) βασισμένο σε πρόσβαση διαίρεσης χρόνου(TDMA). Αρχικά, η πληροφορία, αφού διαμορφωθεί σε πακέτα, πολυπλέκεται σε χρονοσχισμές διάρκειας 1,67ms και ο σταθμός βάσης αποφασίζει ποιός από τους χρήστες θα εκπέμψει στην επόμενη χρονοσχισμή. Το ασύρματο δίκτυο, στα πλαίσια της μελέτης μας, αποτελείται από έναν σταθμό βάσης(Base Station) και από πολλούς χρήστες, τους οποίους το δίκτυο τους αντιμετωπίζει σαν τερματικά σημεία(Terminal Points). Προφανώς, έχει γίνει απλοποίηση του ασύρματου δικτύου για το σκοπό της ανάλυσής του, θεωρώντας ένα μόνο σταθμό βάσης, έτσι ώστε να μην υφίσταται διακυψελικός θόρυβος, ο οποίος θα προκαλούσε μεταβολή στις παρεμβολές που δέχεται κάθε χρήστης. Επιπλέον, στο μοντέλο που εξετάζουμε, κάνουμε την παραδοχή ότι το κέρδος του καναλιού κάθε χρήστη παραμένει αμετάβλητο κατά τη διάρκεια μίας χρονοσχισμής και συνεπώς η παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσίας από το σύστημα παραμένει σταθερή κατά το διάστημα αυτό. Επίσης, κάθε χρήστης έχει ένα άνω όριο ως προς την εκπεμπόμενη ισχύ του, παράμετρος που παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του αλγορίθμου χρονοδρομολόγησης.

Ο σταθμός βάσης πρέπει με κάποιο τρόπο να λάβει την απόφαση για το ποιός χρήστης θα εκπέμψει στην επόμενη χρονοσχισμή. Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη της απόφασης αυτής είναι η εξής: αρχικά οι χρήστες υπολογίζουν το σηματοθορυβικό τους λόγο(SINR) και έπειτα βρίσκουν τον αντίστοιχο αξιόπιστα πραγματοποιήσιμο ρυθμό λήψης και εκπομπής δεδομένων. Στη συνέχεια, αποστέλλουν αυτό το δεδομένο στο σταθμό βάσης, ο οποίος στηριζόμενος στις αιτήσεις ελέγχου ρυθμού δεδομένων (DRCs) και με τη βοήθεια κάποιου αλγόριθμου χρονοδρομολόγησης αποφασίζει και δίνει την εντολή στον χρονοδρομολογητή για το ποιος (ποιοι)  χρήστης (χρήστες) θα μεταδώσει στην επόμενη χρονοσχισμή. Η μετάδοση του πραγματοποιήσιμου ρυθμού λήψης και εκπομπής δεδομένων από τους χρήστες προς το σταθμό βάσης γίνεται μέσω του καναλιού σηματοδοσίας, το οποίο χρησιμοποιεί διαφορετικό φασματικό εύρος από το κανάλι μετάδοσης δεδομένων που εξυπηρετεί τους χρήστες.

Βασική διαφορά της μετάδοσης στην κάτω ζεύξη σε σχέση με τη μετάδοση στην άνω, όταν σκοπός της χρονοδρομολόγησης είναι αποκλειστικά η μεγιστοποίηση της πραγματοποιήσιμης ρυθμοαπόδοσής του και όχι της ευχαρίστησής του, αποτελεί το γεγονός ότι στην κάτω ζεύξη το ιδανικό είναι να μεταδίδει πληροφορία ένας μόνο χρήστης ανά χρονοσχισμή, ενώ στην άνω ζεύξη μπορούν να μεταδίδουν  πληροφορία ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός χρήστες. Το κριτήριο όμως αυτό μπορεί να αδικεί ορισμένους χρήστες, οι οποίοι αν έχουν χαμηλό κέρδος καναλιού θα μεταδίδουν σπάνια. Σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που θα επιτυγχάνεται η μέγιστη ρυθμοαπόδοση του συστήματος, η ευχαρίστηση ορισμένων χρηστών θα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το πρόβλημα αυτό θα το αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια της εργασίας μας.

### 2.1.2	Μελλοντικές βελτιστοποιήσεις του μοντέλου HDR

Οι βασικοί στόχοι στα ασύρματα δίκτυα της επόμενης γενιάς είναι:

- η αποτελεσματική χρήση της χωρητικότητας του δικτύου,

- η ενοποίηση των διαφορετικών σχημάτων μετάδοσης (transmission schemes)

- η ενοποίηση των υπηρεσιών και

- η παροχή ποιότητας υπηρεσιών.

Ως γνωστόν, η χωρητικότητα ενός ασύρματου δικτύου είναι περιορισμένη και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται ορθολογική χρήση της, σε αντίθεση με τα ενσύρματα δίκτυα στα οποία θεωρητικά μπορούμε να αυξήσουμε συνέχεια τη χωρητικότητά τους. Στα ασύρματα δίκτυα το μέσο μεταφοράς της πληροφορίας είναι ο αέρας και με βάση τις δυνατότητες διαχωρισμού ενός σταθμού βάσης σε τομείς, αλλά και το μερισμό του σε επιμέρους σταθμούς βάσης, προσδιορίζεται η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα του δικτύου. Επειδή οι ανάγκες του σύγχρονου χρήστη προσανατολίζονται κυρίως προς τη χρήση ασύρματων δικτύων, θα πρέπει οι δυνατότητές των δικτύων αυτών να προσεγγίζουν ικανοποιητικά αυτές των ενσύρματων. Η προσέγγιση αυτή έγγειται κυρίως στον προσφερόμενο ρυθμό μετάδοσης πληροφορίας προς τους χρήστες. Για να γίνει αυτό εφικτό πρέπει να σχεδιασθούν χρονοδρομολογητές οι οποίοι θα διαχειρίζονται όσο το δυνατόν αποδοτικότερα τη μετάδοση πληροφορίας, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας, τις απαιτήσεις του χρήστη, αλλά και εφαρμόζοντας ταυτόχρονα κάποιους κανόνες δικαιοσύνης απέναντι στο σύνολο των χρηστών.

Επιπλέον, κάθε χρήστης μπορεί να μεταφέρει πληροφορία μέσα στο δίκτυο με διαφορετικό σχήμα μετάδοσης από τους υπολοίπους (BPSK, DPSK, FSK). Το διαφορετικό σχήμα μετάδοσης συνεπάγεται όμως και διαφορετικό ρυθμό σφάλματος. Τα μελλοντικά ασύρματα δίκτυα καλούνται να διαθέτουν χρονοδρομολογητή ο οποίος να μπορεί να συνδυάζει τους διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης των χρηστών.

Επιπρόσθετα, κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί ένα ασύρματο δίκτυο μπορεί να απαιτεί διαφορετική υπηρεσία. Ο χρονοδρομολογητής του δικτύου πρέπει να διαθέτει τη συνδυαστική ικανότητα να εξυπηρετεί τους χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν διαφορετικές υπηρεσίες και συνεπώς έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη μεγιστοποίηση της ευχαρίστησης των χρηστών, αλλά και της απόδοσης του δικτύου.

Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι ο χρονοδρομολογητής του μέλλοντος θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει κατάλληλα τη χωρητικότητα του δικτύου προς όφελος των χρηστών, να ενοποιεί τα διαφορετικά σχήματα μετάδοσής τους και τέλος να εξυπηρετεί ταυτόχρονα χρήστες με διαφορετική απαίτηση ως προς την υπηρεσία που επιθυμούν.

## Λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου CDMA

Η τεχνική Πολλαπλής Πρόσβασης Διαίρεσης Κώδικα (CDMA-Code Division Multiple Access) είναι μία μέθοδος προσπέλασης των καναλιών, η οποία χρησιμοποιείται από διάφορες τεχνολογίες ραδιοεπικοινωνίας. Η τεχνική CDMA υιοθετεί τη διαδικασία εξαπλωμένου φάσματος και ένα ειδικό σχήμα κωδικοποίησης, στο οποίο κάθε χρήστης που αποστέλλει πληροφορία έχει έναν προσωπικό κώδικα, ώστε να μπορούν πολλοί χρήστες να μεταδίδουν ταυτόχρονα στο ίδιο φυσικό κανάλι.

### Πολλαπλή πρόσβαση

Η λογική πίσω από την πολλαπλή πρόσβαση είναι να επιτραπεί σε πολλούς χρήστες να μεταδίδουν ταυτόχρονα στο ίδιο φυσικό κανάλι. Οι δύο παραδοσιακοί τρόποι πολλαπλής πρόσβασης είναι η πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης χρόνου(TDMA) και η πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας(FDMA).

Στην πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας(FDMA), το εύρος συχνοτήτων χωρίζεται σε τμήματα(slots). Κάθε χρήστης παίρνει ένα τμήμα συχνότητας, το οποίο και χρησιμοποιεί αποκλειστικά. Το σχήμα αυτό μπορεί να συγκριθεί με το ραδιόφωνο AM ή FM όπου κάθε σταθμός διαθέτει μία συγκεκριμένη συχνότητα στην οποία και μεταδίδει. Η τεχνική πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης συχνότητας απαιτεί πολύ καλό φιλτράρισμα της λαμβανόμενης πληροφορίας για εξάλειψη των λαθών στη μετάδοση.

Σχήμα 4: Πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας(FDMA)

Στην πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης χρόνου(TDMA), το εύρος συχνοτήτων δε χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα, αλλά επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν το σύνολο του φάσματος σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, ένας σε κάθε χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό η τεχνική πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης χρόνου απαιτεί πολύ καλό συγχρονισμό ανάμεσα στους χρήστες.

Σχήμα 5: Πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης χρόνου(TDMA)

Το τελευταίο είδος τεχνικής πολλαπλής πρόσβασης είναι η πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης κώδικα(CDMA). Η τεχνική διαίρεσης κώδικα διαφέρει από τις προηγούμενες δύο τεχνικές, διότι δεν περιορίζει τους χρήστες κατανέμοντάς τους συγκεκριμένο τμήμα συχνοτήτων ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο μεταδίδουν. Αντίθετα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν το σύνολο του φάσματος για μη αυστηρά καθορισμένο χρονικό διάστημα. Για να πραγματοποιηθεί αυτό χρησιμοποιεί μία τεχνική γνωστή ως εξάπλωση φάσματος. Στην πράξη, κάθε χρήστης χαρακτηρίζεται από έναν συγκεκριμένο κώδικα, ο οποίος εξαπλώνει το φασματικό περιεχόμενο του σήματος, με τέτοιο μοναδικό τρόπο, ώστε στον παραλήπτη μόνο ο ίδιος κώδικας να μπορεί να ανακτήσει το σήμα. Αυτή η μέθοδος έχει την ιδιαιτερότητα ότι τα ανεπιθύμητα σήματα με διαφορετικούς κώδικες επηρεάζουν την τεχνική διότι στον παραλήπτη λαμβάνονται ως ανεπιθύμητος θόρυβος.

### Η τεχνική CDMA στα ασύρματα δίκτυα

2.2.2.1 	Λειτουργία της τεχνικής πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης κώδικα

Η πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης κώδικα είναι μία τεχνική της μορφής άμεσης ακολουθίας εξάπλωσης φάσματος και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ¶Το σήμα καταλαμβάνει εύρος ζώνης πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για να στείλει τις πληροφορίες. Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει ανοχή στις παρεμβολές και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών χρηστών.

- Το φάσμα εξαπλώνεται με τη βοήθεια ενός κώδικα, ο οποίος είναι ανεξάρτητος της πληροφορίας που μεταφέρει το σήμα. Η ανεξαρτησία του κώδικα, σύμφωνα με τον οποίο εξαπλώνεται το φάσμα, από τη διαμόρφωση της πληροφορίας παρέχει την ευελιξία στο σήμα να ακολουθήσει διάφορα σχήματα αποδιαμόρφωσης.

- Ο δέκτης συγχρονίζεται στο μοναδικό κώδικα του σήματος για να ανακτήσει την πληροφορία. Η χρήση της μοναδικότητας του κώδικα και της συγχρονισμένης με τον κώδικα αποδιαμόρφωσης του σήματος επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση στο ίδιο εύρος συχνοτήτων την ίδια χρονική στιγμή.

- Ο κώδικας που χρησιμοποιείται είναι ψευδοτυχαίος με σκοπό την προστασία του σήματος. Ενώ όμως παρουσιάζεται σαν τυχαίος, στην πραγματικότητα είναι ντετερμινιστικός, έτσι ώστε ο δέκτης να μπορεί να αναδημιουργήσει τον κώδικα για να πραγματοποιήσει τη σύγχρονη ανίχνευση.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται παραστατικά η λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνική πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης κώδικα(CDMA).

Το φάσμα εξαπλώνεται με βάση έναν κώδικα

Σχήμα 6: Μεταφορά δεδομένων σε ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί τεχνική CDMA

Η μετάδοση του σήματος αποτελείται από τα εξής βήματα:

- Παραγωγή ενός ψευδοτυχαίου κώδικα, διαφορετικό για κάθε κανάλι και για κάθε διαδοχική σύνδεση.

- Τα δεδομένα προς μετάδοση διαμορφώνουν τον ψευδοτυχαίο κώδικα.

- Το προκύπτον σήμα διαμορφώνει το φέρον σήμα.

- Το διαμορφωμένο φέρον ενισχύεται και μεταδίδεται.

Η λήψη του σήματος αποτελείται από τα εξής βήματα:

- Το φέρον σήμα λαμβάνεται και ενισχύεται.

- Το λαμβανόμενο σήμα πολλαπλασιάζεται με το τοπικό σήμα που προκύπτει από έναν ταλαντωτή, έτσι ώστε να ανακτηθεί το εξαπλωμένο ψηφιακό σήμα.

- Ένας ψευδοτυχαίος κώδικας παράγεται, ώστε να αντιστοιχεί στο προσδοκώμενο σήμα.

- Ο δέκτης αποκτά τον κώδικα και η φάση «κλειδώνει» τον κώδικά της σε αυτόν.

- Το λαμβανόμενο σήμα συσχετίζεται με τον κώδικα και η πληροφορία εξάγεται.

### Πλεονεκτήματα της τεχνικής CDMA

Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνικής CDMA στα ασύρματα δίκτυα είναι:

- Εντυπωσιακή βελτίωση της χωρητικότητας τηλεπικοινωνιακής κίνησης.

- Εντυπωσιακή βελτίωση της ποιότητας της φωνής και εξάλειψη των επιπτώσεων εξασθένισης του σήματος εξαιτίας του φαινομένου των πολλαπλών διαδρομών(multipath fading)

- Μείωση των επιπτώσεων από τις χαμένες κλήσεις εξαιτίας του φαινομένου των αποτυχημένων διαπομπών

- Παροχή αξιόπιστων μηχανισμών για τη μεταφορά δεδομένων

- Μείωση της απαιτούμενης εκπεμπόμενης ισχύος για τη μεταφορά δεδομένων

- Μείωση της παρεμβολής από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

## Παράγοντες καθορισμού λειτουργίας ενός χρονοδρομολογητή

Ένας χρονοδρομολογητής, ο οποίος διαχειρίζεται δεδομένα υψηλών ταχυτήτων (High Data Rate), έχει το πλεονέκτημα να καθυστερήσει τη μετάδοση δεδομένων από ορισμένους χρήστες εφόσον αυτό εξυπηρετεί την απόδοση του συστήματος. Δηλαδή διαθέτει ελαστικότητα ως προς τη σειρά εξυπηρέτησης των χρηστών. Παράλληλα, το κέρδος του καναλιού κάθε χρήστη είναι χρονικά μεταβαλλόμενο και όχι στατικό. 
Σε αντίθεση με τα ενσύρματα δίκτυα, στα ασύρματα δίκτυα η ευχαρίστηση του χρήστη εξαρτάται από την κατάσταση του διαύλου(κέρδος καναλιού), από τη θέση του στο δίκτυο, αλλά και από τη θέση των υπόλοιπων χρηστών. Αυτή η μεταβολή στο κέρδος του χρήστη έχει ως αποτέλεσμα ο χρονοδρομολογητής να πρέπει να επιλέγει κάθε φορά ποιός ή ποιοι χρήστες έχουν το καλύτερο κανάλι ώστε να τους επιτρέψει να μεταδώσουν πληροφορία. Η δρομολόγηση αυτή ονομάζεται ευκαιριακή (opportunistic scheduling) και διευκολύνει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος, αφού ο χρονοδρομολογητής διαλέγει τον χρήστη με το καλύτερο κανάλι για να μεταδώσει δεδομένα.

Ωστόσο όμως οι παραπάνω παράγοντες δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χωρίς να συνδυάζονται με ορισμένους κανόνες δικαιοσύνης. Αυτοί οι κανόνες δικαιοσύνης έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση της ευχαρίστησης κάθε χρήστη, χωρίς απλά να μεγιστοποιείται η απόδοση του συστήματος. Αν ο χρονοδρομολογητής είχε ως μοναδικό του στόχο τη μεγιστοποιήση της απόδοσης του συστήματος, τότε είναι πιθανό ορισμένοι χρήστες, οι οποίοι θα διέθεταν κακό κανάλι, να μη μετέδιδαν πληροφορία σχεδόν ποτέ, γεγονός απορριπτέο από τις πραγματικές απαιτήσεις των υπηρεσιών τους.

Καταλήγοντας συμπεραίνουμε ότι ένας χρονοδρομολογητής για το μοντέλο HDR έχει ως κύρια μέριμνά του την ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της ρυθμοαπόδοσης (throughput) του συστήματος και τη μεγιστοποιήση της ευχαρίστησης των χρηστών.

### Απαραίτητο όριο προσφερόμενης ποιότητας υπηρεσίας στον χρήστη

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τους περιορισμούς ως προς τα απαραίτητα όρια της ευχαρίστησης που δέχεται ένας χρήστης. Οι ανάγκες του χρήστη συνοψίζονται κυρίως ως ακολούθως:

- Χρόνος πρόσβασης στο δίκτυο

- Μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων

- Μέση ρυθμοαπόδοση

Οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να καλύπτονται για οποιαδήποτε είδους υπηρεσία επιθυμεί ο χρήστης (πραγματικού - μη πραγματικού χρόνου), αλλά ταυτόχρονα υπακούοντας σε κάποιους κανόνες δικαιοσύνης, ώστε να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά όλοι οι χρήστες του δικτύου.

### Διάκριση υπηρεσιών στο βραχυπρόθεσμο διάστημα

Οι υπηρεσίες που επιθυμεί ένας χρήστης, μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με την απαίτηση σε ρυθμό μετάδοσης στο βραχυπρόθεσμο διάστημα, σε υπηρεσίες:

- Πραγματικού χρόνου (πχ υπηρεσίες φωνής, βίντεο, βίντεο κατά απαίτηση κλπ)

- Μη πραγματικού χρόνου (πχ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταφορά αρχείων κλπ).

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική διότι ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας καθορίζεται και ο κατώτατος ικανοποιητικός ρυθμός μετάδοσης, ώστε η υπηρεσία να μπορεί να είναι αποδοτική για το χρήστη και αυτός να λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή ευχαρίστηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες πραγματικού χρόνου απαιτούν ένα αυστηρό κατώτατο όριο ρυθμού μετάδοσης, το οποίο αν δεν επιτευχθεί η υπηρεσία καθίσταται ανωφελής για το χρήστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία φωνής (voice) στην οποία ο κατώτατος ρυθμός μετάδοσης είναι τα 64Kbps και οποιαδήποτε τιμή του ρυθμού μετάδοσης χαμηλότερη από αυτή καθιστά την υπηρεσία ανωφελή.

2.3.2.1	Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, οι ανάγκες των χρηστών για υπηρεσίες πραγματικού χρόνου που υλοποιούνται από ασύρματα δίκτυα, απαιτούν ότι η μετάδοση των δεδομένων πρέπει να γίνεται την ίδια χρονική στιγμή που αυτή αιτείται. Στις μέρες μας, οι χρήστες έχουν απομακρυνθεί από την κλασική ενσύρματη τηλεφωνία και εκτός από την κινητή τηλεφωνία επιθυμούν να πραγματοποιούν συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, έχουν την ανάγκη να μπορούν να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις με άλλους απομακρυσμένους χρήστες, οι οποίες εκτός από την προφανή απαίτηση της μετάδοσης ήχου, χρειάζονται και μετάδοση εικόνας και βίντεο. Tέλος, η νέα γενιά χρηστών επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα να παίζει παιχνίδια, τα οποία διαδραματίζονται μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα σε απομακρυσμένους χρήστες.

Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου πρέπει αρχικά να εντοπισθούν τα κοινά τους χαρακτηριστικά.

Τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου είναι:

- Ύπαρξη κατώτατου ορίου ρυθμοαπόδοσης

- Διατήρηση σταθερής ρυθμοαπόδοσης κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης των χρηστών

- Άμεση ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών

- Άμεση διόρθωση της ρυθμοαπόδοσης σε περίπτωση αστοχίας

Στη συνέχεια αναλύουμε διεξοδικά τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Στις υπηρεσίες πραγματικού χρόνου, η απαιτούμενη ρυθμοαπόδοση για την ικανοποιητική λειτουργία της υπηρεσίας πρέπει να είναι άνω και κάτω φραγμενή. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό με το κλασικό παράδειγμα της υπηρεσίας φωνής. Γνωρίζουμε ότι για την ικανοποιητική ποιότητα του ήχου(να γίνεται αντιληπτός  από τον άνθρωπο) θα πρέπει να μεταφέρονται δεδομένα με ρυθμό 64 Kbps. Σε τυχούσα περίπτωση όπου τα δεδομένα μεταδίδονται με χαμηλότερο ρυθμό από τον παραπάνω, ο χρήστης δεν μπορεί να αντιληφθεί την πληροφορία που λαμβάνει, αφού αυτή θα είναι ακουστικά παραμορφωμένη. Συνεπώς το κατώτατο όριο για την υπηρεσία φωνής είναι τα 64 Kbps, με μία πιθανόν ελάχιστη ανοχή(elasticity). Στην άλλη άκρη όμως, εάν στο χρήστη που επιθυμεί υπηρεσία φωνής προσφερθεί ρυθμός μετάδοσης αρκετά μεγαλύτερος των 64 Kbps, η προσφορά αυτή δεν του παρέχει καμία απολύτως βελτίωση στη λαμβανόμενη υπηρεσία, αντίθετα γίνεται κατασπατάληση του ρυθμού μετάδοσης χωρίς ουσιαστικό όφελος. Συνεπώς, ο ρυθμός μετάδοσης στις υπηρεσίες πραγματικού χρόνου θα πρέπει να διατηρείται σε καθορισμένα όρια, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι χρήστες, αλλά και για να μη γίνεται κατασπατάληση των πόρων του συστήματος.

Παράλληλα, εκτός από τη διατήρηση του ρυθμού μετάδοσης σε καθορισμένα όρια, θα πρέπει να διατηρείται και σταθερός. Αυτή η απαίτηση είναι αναγκαία αν αναλογιστούμε μια υπηρεσία βίντεο κατά απαίτηση. Σε τυχούσα περίπτωση, όπου ο ρυθμός μετάδοσης δεν ήταν σταθερός, αυτό θα είχε επίπτωση στην ποιότητα του ήχου (παραποιημένη) ή στην ποιότητα της εικόνας.

Επιπρόσθετα, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών πρέπει να είναι άμεση και ο χρονοδρομολογητής να παίρνει γρήγορα την απόφαση διάθεσης του απαιτούμενου ρυθμού απόδοσης στην υπηρεσία πραγματικού χρόνου. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια στη μετάδοση της πληροφορίας, διότι μία πιθανή διακοπή ή καθυστέρηση θα καθιστούσε την υπηρεσία ανωφελή για το χρήστη, σε αντίθεση για παράδειγμα με τη μετάδοση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου ο χρήστης απλώς θα έμενε δυσαρεστημένος με την καθυστέρηση, αλλά εν τέλει θα λάμβανε και αξιοποιούσε την επιθυμητή πληροφορία. ανα

Τέλος, ο χρονοδρομολογητής θα πρέπει να είναι σε θέση να διορθώνει έγκαιρα αστοχίες στην εκχώρηση ρυθμού μετάδοσης και να παίρνει την απόφαση αν θα συνεχίσει να εξυπηρετεί έναν χρήστη υπηρεσίας πραγματικού χρόνου στην περίπτωση που δεν καταφέρνει να επιτύχει το κατώτερο απαιτούμενο φράγμα. Εν γένει, ένας χρήστης υπηρεσίας πραγματικού χρόνου δεν επιθυμεί και δεν έχει κάποιο όφελος να εξυπηρετείται με ρυθμό χαμηλότερο από τον κατώτερο και σε αυτή την περίπτωση προτιμά να διακοπεί εντελώς η εξυπηρέτησή του. Ο χρονοδρομολογητής πρέπει να παίρνει έγκαιρα αυτή την απόφαση, διότι αλλιώς σπαταλάει άσκοπα πόρους του συστήματος.

Συμπεραίνουμε συνεπώς ότι ένας χρονοδρομολογητής, ο οποίος δρομολογεί δεδομένα υπηρεσιών πραγματικού χρόνου θα πρέπει να προσφέρει στους χρήστες ακριβώς τον απαιτούμενο ρυθμό μετάδοσης και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να απορρίπτει τους χρήστες, για μελλοντική εξυπηρέτηση. Παράλληλα, θα πρέπει να προσαρμόζεται άμεσα σε τυχούσες μεταβολές του ρυθμού μετάδοσης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και την αποφυγή της σπατάλης των πόρων του.

2.3.2.2 Υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου

Οι υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου εστιάζουν κυρίως στη μεταφορά αρχείων και χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επιπλέον, μπορούν να χαρακτηριστούν ως πιο ελαστικές σε σχέση με την απόδοση ρυθμού μετάδοσης από τον χρονοδρομολογητή, σε σύγκριση με τις υπηρεσίες πραγματικού χρόνου, αφού ο χρήστης ενδιαφέρεται εν γένει για τη λήψη του αρχείου, αλλά  δείχνει ανοχή σε οποιαδήποτε μικρής κλίμακας καθυστέρησή του.

Τα κοινά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μη πραγματικού χρόνου είναι:

- Απαίτηση υψηλής ρυθμοαπόδοσης

- Δυνατότητα λειτουργίας ακόμα και σε χαμηλό ρυθμό μετάδοσης.

- Δυνατότητα διακύμανσης του προσφερόμενου ρυθμού μετάδοσης

- Ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης από το χρονοδρομολογητή

Στη συνέχεια αναλύουμε διεξοδικά τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Αρχικά, οι χρήστες απαιτούν όσο το δυνατόν υψηλότερη ρυθμοαπόδοση με σκοπό την ταχύτερη λήψη των επιθυμητών αρχείων. Για να γίνει αυτό εφικτό, πρέπει ο χρονοδρομολογητής να λειτουργεί έτσι ώστε σε κάθε χρονοσχισμή να επιλέγει τον χρήστη ή τους  χρήστες με το καλύτερο κανάλι για να μεταδώσουν. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων του συστήματος και αυτή η τακτική οδηγεί μακροπρόθεσμα στη μεγιστοποίηση της ρυθμοαπόδοσης του συνόλου των χρηστών.

Οι υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου δεν έχουν αυστηρά άνω και κάτω φράγματα, κάτι που συμβαίνει στις υπηρεσίες πραγματικού χρόνου. Αυτό είναι λογικό διότι ένας χρήστης υπηρεσίας μη πραγματικού χρόνου, όταν χαρακτηρίζεται από χαμηλό ρυθμό μετάδοσης αποστέλλει την επιθυμητή πληροφορία απλώς πιο αργά. Η κατάσταση αυτή έχει επίπτωση στην ευχαρίστηση που αποκτά, παρόλα αυτά η πληροφορία του θα σταλεί κάποια στιγμή. Αντίθετα, ένας χρήστης αν αποκτά συνεχώς μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης είναι προς όφελος του, διότι θα μεταδίδει πιο γρήγορα τα δεδομένα του. Συνεπώς, το μέγεθος του ρυθμού μετάδοσης που αναλογεί σε κάθε χρήστη έχει απλώς επίπτωση στην ευχαρίστησή του και όχι στο αν τελικά θα καταφέρει να εκπέμψει την πληροφορία του. Άμεσο αποτέλεσμα από την παραπάνω πρόταση είναι ότι μία υπηρεσία μη πραγματικού χρόνου μπορεί να είναι ωφέλιμη ακόμα και αν ο ρυθμός μετάδοσης δεν είναι σταθερός, με τη μοναδική επίπτωση ότι ο ρυθμός αποστολής δεδομένων από το χρήστη θα μεταβάλλεται χρονικά.

Επιπρόσθετα, η αντίδραση του χρονοδρομολογητή σε περίπτωση υποβάθμισης των υπηρεσιών του χρήστη ή μη εκπλήρωσης των απαιτήσεών του δεν είναι αναγκαίο να είναι άμεση. Ο χρονοδρομολογητής στις υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου πρέπει να έχει ως κύριο στόχο τη μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση της χρησιμοποίησης  του δικτύου και όχι τη στιγμιαία ικανοποίηση των χρηστών, αφού αυτό θα έφερνε αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Επίσης, ένας χρονοδρομολογητής που είναι πιθανό να εξυπηρετεί χρήστες με υπηρεσίες πραγματικού και μη πραγματικού χρόνου θα πρέπει να στοχεύει στην άμεση ικανοποίηση των χρηστών πραγματικού χρόνου και με το υπόλοιπο του ρυθμού μετάδοσης να εξυπηρετεί τους χρήστες μη πραγματικού χρόνου. Συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι οι χρήστες υπηρεσιών πραγματικού χρόνου έχουν αυξημένη προτεραιότητα σε σχέση με αυτούς των υπηρεσιών μη πραγματικού χρόνου, αφού η μη έγκαιρη ή ελλιπής εξυπηρέτησή τους οδηγεί στην απόρριψή τους.

## Ευκαιριακή δρομολόγηση (opportunistic scheduling)

Οι πόροι ενός ασύρματου δικτύου είναι λιγοστοί και η κατάσταση των καναλιών των χρηστών χρονομεταβλητή, σε αντίθεση με τα ενσύρματα δίκτυα. Για το λόγο αυτό οι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης πρέπει να στοχεύουν στην ευκαιριακή χρονοδρομολόγηση των χρηστών, ώστε να μεγιστοποιούν την απόδοση του συστήματος.

Ευκαιριακή ονομάζεται η χρονοδρομολόγηση κατά την οποία ο χρονοδρομολογητής εξερευνά τις συνθήκες που επικρατούν στο κανάλι του κάθε χρήστη (το κέρδος του καναλιού) που ανήκει στο ασύρματο δίκτυο και αποφασίζει ποιος χρήστης θα μεταδώσει σε κάθε χρονοσχισμή, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση του συστήματος λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη κάποιους περιορισμούς δίκαιης αντιμετώπισης των χρηστών. Στα ασύρματα δίκτυα δεδομένων υψηλών ταχυτήτων (HDR), εάν επιτρεπόταν στους χρήστες που βρίσκονται κοντά στο σταθμό βάσης να μεταδίδουν με αυξημένη ισχύ εκπομπής, τότε για τους χρήστες αυτούς θα επιτυγχανόταν υψηλή ρυθμοαπόδοση και  συνεπαγωγικά για το σύστημα αυξημένη απόδοση, αλλά οι απομακρυσμένοι χρήστες δε θα μπορούσαν να μεταδώσουν σχεδόν ποτέ ή θα μετέδιδαν με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης. Συνεπώς, εξάγεται ότι ταυτόχρονα με τον στόχο του δικτύου για μεγιστοποίηση της ρυθμοαπόδοσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάποιες πολιτικές δικαιοσύνης.

Εφαρμόζοντας την ευκαιριακή δρομολόγηση στο HDR μοντέλο που αναλύθηκε προηγουμένως, θεωρούμε ένα ασύρματο δίκτυο δεδομένων υψηλών ταχυτήτων, όπου σε κάθε χρονοσχισμή μπορούν να μεταδίδουν οι χρήστες με καλύτερο κανάλι. Στα ασύρματα δίκτυα, οι συνθήκες που επικρατούν στο κανάλι του κάθε χρήστη είναι χρονομεταβλητές και συνεπώς η απόδοση του κάθε χρήστη κατά τη μετάδοση πληροφορίας είναι χρονομεταβλητή. Με σκοπό τον ορισμό της χρονικής εξάρτησης του κέρδους του καναλιού και της απόδοσης κάθε χρήστη γίνεται χρήση ενός στοχαστικού μοντέλου. Ορίζεται ως  η στοχαστική διαδικασία που σχετίζεται με το χρήστη i, όπου αντιπροσωπεύει την απόδοση του χρήστη i αν μετέδιδε τη χρονοσχισμή k. Η τιμή  εκφράζει την ευχαρίστηση του χρήστη i τη χρονοσχισμή k και είναι εν γένει συνάρτηση της κατάστασης του καναλιού. Όσο καλύτερες είναι οι συνθήκες του καναλιού του χρήστη τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή , δηλαδή η ευχαρίστηση που λαμβάνει. Η ευχαρίστηση του χρήστη δεν είναι ένα αόριστο μέγεθος, αλλά μπορεί να θεωρηθεί για παράδειγμα ότι είναι η ρυθμοαπόδοση, ή κάποιο άλλο μέγεθος που χαρακτηρίζει το χρήστη (ή συνδυασμός αυτών). Επιπλέον, η συνάρτηση  είναι μη αρνητική και φραγμένη και το διάνυσμα εκφράζει την απόδοση του δικτύου τη χρονοσχισμή k, ενώ το σύνολο U αποτελεί την ακολουθία διανυσμάτων απόδοσης.

Σκοπός του χρονοδρομολογητή είναι να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες πολιτικές δικαιοσύνης ανάλογα με το είδος των απαιτήσεων των χρηστών που εξυπηρετεί. Στη συνέχεια ακολουθείται ο συμβολισμός Q για την πολιτική δικαιοσύνης. Ως συμβολίζεται η λαμβανόμενη απόφαση της πολιτικής Q στην τυχαία χρονοσχιμή, όπου  είναι το διάνυσμα απόδοσης του συνόλου των χρηστών και ως  η μέση απόδοση του συστήματος όταν ακολουθείται η πολιτική Q, η οποία είναι το άθροισμα των μέσων αποδόσεων των χρηστών. Στη συνέχεια της εργασίας αναλύονται οι τρεις βασικές πολιτικές δικαιοσύνης, με μακροπρόθεσμο βάθος παρατήρησης:

- Μακροπρόθεσμη Δικαιοσύνη Χρόνου Πρόσβασης (Long Term Access Fairness - temporal fairness)

- Μακροπρόθεσμη Δικαιοσύνη Ρυθμαπόδοσης (Long-Term Throughput Fairness/ uplink & downlink scenario)

- Δικαιοσύνη εξασφάλισης ελάχιστης απόδοσης (minimum-performance guarantee fairness)

### Μακροπρόθεσμη Δικαιοσύνη Χρόνου Πρόσβασης (Long Term Access Fairness-Temporal fairness)

Ο χρόνος είναι ένας από τους βασικούς πόρους που μοιράζονται μεταξύ τους οι χρήστες. Συνεπώς, ένα λογικό κριτήριο δικαιοσύνης είναι η δυνατότητα μετάδοσης από τους χρήστες σε ίσο πλήθος χρονοσχισμών. Μία εκδοχή της  μακροπρόθεσμης δικαιοσύνης χρόνου πρόσβασης είναι η χρονική δικαιοσύνη (temporal fairness). Συμβολίζουμε με Ν το πλήθος των χρηστών και ορίζουμε ως , όπου  και , το ελάχιστο κλάσμα του χρόνου που προσφέρεται στο χρήστη i. Επιπρόσθετα, γίνεται η παραδοχή ότι οι τιμές των  είναι προκαθορισμένες και λειτουργούν ως περιοριστικοί παράγοντες δικαιοσύνης. Οι τιμές των  εκφράζουν το ελάχιστο κλάσμα του χρόνου, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να μεταδίδει στο δίκτυο και καθορίζονται από την κλάση των χρηστών, το κόστος που είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάθε χρήστης και τις συνθήκες του καναλιού του.

Στη συνέχεια, ο χρονοδρομολογητής αποφασίζει σε ποια χρονοσχισμή θα εκπέμψει ο κάθε χρήστης, καλύπτοντάς του την ελάχιστη απαίτηση σε πλήθος χρονοσχισμών. Σκοπός της μακροπρόθεσμης δικαιοσύνης χρόνου πρόσβασης είναι να αναπτύξει μία πολιτική Q, στην οποία θα εξερευνώνται οι χρονομεταβλητές συνθήκες του καναλιού και θα μεγιστοποιείται η συνολική απόδοση του δικτύου, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις ελάχιστες απαιτήσεις των χρηστών. Το πρόβλημα ορίζεται ως εξής ([4],[5]):

(2.1)

Subject to , i=1,2,…,N

όπου:

Θ 	το σύνολο όλων των πολιτικών χρονοδρομολόγησης,

Q 	η πολιτική εξυπηρέτησης του χρονοδρομολογητή

Ε() 	η αναμενόμενη τιμή

το διάνυσμα ευχαρίστησης του συνόλου των χρηστών

ri 	το ελάχιστο κλάσμα του χρόνου που προσφέρεται στο χρήστη.

Η βέλτιστη λύση του παραπάνω προβλήματος αποδεικνύεται ότι είναι:

(2.2)

όπου οι τιμές των  είναι πραγματικές και ικανοποιούν τις συνθήκες:

- Για κάθε i ισχύει,  και

- Για κάθε i εάν  τότε ισχύει =0.

Καθώς προαναφέρθηκε οι τιμές των  είναι προαποφασισμένες και χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Απομένει να υπολογισθούν οι παράμετροι  ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση από τη σχέση (2.2). Σημειώνεται ότι ο ρόλος της παραμέτρου  είναι ισοσταθμιστικός ανάμεσα στους χρήστες με κακό και καλό κανάλι. Συγκεκριμένα, οι χρήστες με δυσμενείς συνθήκες διαύλου πριμοδοτούνται σε σχέση με αυτούς με υψηλό κέρδος καναλιού, έως ότου καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις τους σε κλάσμα χρόνο. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση ενός αλγόριθμου στοχαστικής σύγκλισης, ως ακολούθως:

(2.3)

όπου:

, i=1,…,N-1		(2.4)

και .

### Μακροπρόθεσμη Δικαιοσύνη Ρυθμαπόδοσης (Long-Term Throughput Fairness-utilitarian fairness)

Στην προηγούμενη ενότητα αναλύθηκε η χρονοδρομολόγηση όταν υπάρχουν κανόνες δικαιοσύνης, οι οποίοι ρυθμίζουν το χρονικό κλάσμα που αναλογεί σε κάθε χρήστη. Στα ενσύρματα δίκτυα όταν χορηγείται στον χρήστη ένα συγκεκριμένο χρονικό κλάσμα, στο οποίο μπορεί να μεταδώσει, αντίστοιχα του χορηγείται και μία συγκεκριμένη ρυθμοαπόδοση. Αντίθετα, στα ασύρματα δίκτυα η χορήγηση ενός συγκεκριμένου χρονικού κλάσματος δε συνεπάγεται ανάλογη ρυθμοαπόδοση. Για το λόγο αυτό εισάγεται μία διαφορετική πολιτική δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη ευχαρίστησης (utilitarian fairness) η οποία εξασφαλίζει στους χρήστες την ελάχιστη απαιτούμενη ρυθμοαπόδοση και ταυτόχρονα στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου.

Στη συνέχεια, περιγράφεται το πρόβλημα και η πολιτική επίλυσής του, για την κάτω ζεύξη (downlink) και για την άνω ζεύξη (uplink).

Εφαρμογή δικαιοσύνης ευχαρίστησης στην κάτω ζεύξη (Utilitarian Fairness-downlink scenario)

Αρχικά, ορίζεται ως  η μέση ευχαρίστηση του χρήστη i, ο οποίος χρησιμοποιεί την πολιτική Q και ως  η συνολική αναμενόμενη ευχαρίστηση του συστήματος, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική Q. Το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:

(2.5)

subject to, i=1,2,…,N

όπου:

Θ 	το σύνολο όλων των πολιτικών χρονοδρομολόγησης,

Q 	η πολιτική εξυπηρέτησης του χρονοδρομολογητή

Ε() 	η αναμενόμενη τιμή

το διάνυσμα ευχαρίστησης του συνόλου των χρηστών

αi 	μια προκαθορισμένη παράμετρος.

Η βέλτιστη λύση του παραπάνω προβλήματος αποδεικνύεται ότι είναι([6]):

(2.6)

Όπου  και οι τιμές των  είναι πραγματικές και ικανοποιούν τις συνθήκες:

- Για κάθε i ισχύει, και

- Για κάθε i εάν  τότε ισχύει =0.

Όμοια με τη χρονική καθυστέρηση (temporal fairness), το κλάσμα της ρυθμοαπόδοσης που λαμβάνει κάθε χρήστης είναι προκαθορισμένο ως μία παράμετρος της πολιτικής της δικαιοσύνης. Απομένει να υπολογισθούν οι τιμές  των παραμέτρων . Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση ενός αλγόριθμου στοχαστικής σύγκλισης, όμοιου με αυτού που χρησιμοποιήθηκε στη χρονική δικαιοσύνη για την εύρεση των παραμέτρων .

Εφαρμογή δικαιοσύνης ευχαρίστησης στην άνω ζεύξη (Utilitarian Fairness-uplink scenario)

Η εφαρμογή κάποιου αλγορίθμου χρονοδρομολόγησης, ο οποίος βασίζεται σε κανόνες δικαιοσύνης είναι αρκετά πιο δύσκολος στην άνω ζεύξη σε σχέση με την κάτω. Στην κάτω ζεύξη, ο χρονοδρομολογητής μεριμνά για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο πρόσβασης ή την ελάχιστη απαιτούμενη ρυθμοαπόδοση των χρηστών. Στην άνω ζεύξη, ο χρονοδρομολογητής πρέπει να λάβει επιπλέον υπόψη στην απόφασή του την ισχύ εκπομπής, το είδος της υπηρεσίας του κάθε χρήστη, τον αριθμό των ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων χρηστών και άλλα. Το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:

(2.7)

με τους εξής περιορισμούς ως προς το σηματοθορυβικό λόγο, τη μέγιστη δυνατή ισχύ εκπομπής και τους περιορισμούς της δικαιοσύνης:

, για i=1,2,…,Β(k)			(2.8i)

, για i=1,2,…,Β(k)					(2.8ii)

, για 1 και ,				(2.8iii)

Όπου

:	ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων του χρήστη i

B(k) :	το πλήθος των χρηστών που έχουν να μεταδώσουν δεδομένα τη χρονοσχισμή k

k : 	η τρέχουσα χρονοσχισμή

:	ο σηματοθορυβικός λόγος κατωφλίου του χρήστη i

:	το κέρδος διαύλου του χρήστη i

Gi :	κέρδος εξάπλωσης, το οποίο ορίζεται ως

W :	το chip rate, το οποίο λαμβάνεται σταθερό

Pi :	η ισχύς εκπομπής του χρήστη i

:	η μέση τιμή του ρυθμού μετάδοσης του χρήστη i

:	ένα προκαθορισμένο βάρος συσχετισμένο με την απαίτηση ποιότητας υπηρεσίας του χρήστη.

:	η μονόπλευρη φασματική πυκνότητα ισχύος του προσθετικού, λευκού Gaussian θορύβου(AWGN)

Οι περιορισμοί της δικαιοσύνης ώστε να μεγιστοποιηθεί η ευχαρίστηση που λαμβάνει κάθε χρήστης, αλλά και η απόδοση του συστήματος, εκφυλίζουν το πρόβλημα σε έναν αλγόριθμο μεγιστοποίησης της ρυθμοαπόδοσης με βάση κάποια βάρη. Το πρόβλημα παίρνει τη μορφή:

(2.9)

Όπου τα προκαθορισμένα βάρη των οποίων η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τον περιορισμό (2.8iii). Η εύρεση των βέλτιστων βαρών γίνεται όπως και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις με τη χρήση ενός αλγορίθμου στοχαστικής σύγκλισης:

(2.10)

Όπου >0, 0 και για ευκολία επιλέγεται  και

(2.11)

Για την εύρεση όμως του  πρέπει να είναι γνωστή η μέση ρυθμοαπόδοση του συστήματος , η οποία εκτιμάται από την εξομαλυμένη τιμή του :

(2.12)

### Δικαιοσύνη εξασφάλισης ελάχιστης απόδοσης (minimum-performance guarantee fairness)

Ο χρονοδρομολογητής, καθώς προαναφέρθηκε, μπορεί να εξυπηρετεί τους χρήστες με βάση ορισμένα κριτήρια δικαιοσύνης, τα οποία εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο κλάσμα χρόνου εξυπηρέτησης ή την ελάχιστη απαιτούμενη ρυθμοαπόδοση, προσπαθώντας ταυτόχρονα να μεγιστοποιήσει την απόδοση του συστήματος. Επιπρόσθετα, εισάγεται η δικαιοσύνη, της οποίας η πολιτική εξασφαλίζει στους χρήστες την ελάχιστη απαιτούμενη από τους ίδιους ποιότητα υπηρεσίας(QoS). Το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:

(2.13)

subject to , i=1,2,…,N

όπου  η ελάχιστη απαίτηση σε ποιότητα υπηρεσίας κάθε χρήστη και  το διάνυσμα ελάχιστης απαίτησης ποιότητας υπηρεσίας. Κάνοντας την υπόθεση ότι το  αποτελεί εφικτό διάνυσμα, έχει αποδειχθεί ότι η βέλτιστη λύση είναι:

(2.14)

όπου οι τιμές των  είναι πραγματικές και ικανοποιούν τις συνθήκες:

- Για κάθε i ισχύει,  και

- Για κάθε i εάν  τότε ισχύει =1.

Όμοια με τις ενότητες 2.4.1 και 2.4.2 η εύρεση των  γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου στοχαστικής σύγκλισης([5]).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

# ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

_______________________________

  - Περιγραφή χαρακτηριστικών παραμέτρων του δικτύου

  - Συνάρτηση ευχαρίστησης (utility function)

  - Ικανοποίηση απαιτήσεων ποιότητας

## Μη συνεταιριστικό πρόβλημα κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη

  - Ιδιότητες σημείου ισορροπίας

_______________________________

## Περιγραφή χαρακτηριστικών παραμέτρων του δικτύου

Θεωρούμε ένα δίκτυο υψηλών ταχυτήτων (HDR μοντέλο) που αποτελείται από Ν(t) χρήστες, και υποθέτουμε ότι το πλήθος τους δεν μεταβάλλεται με το χρόνο. Οι Ν(t) χρήστες έχουν συνεχώς δεδομένα να μεταφέρουν κάθε χρονοσχισμή t (continuously backlogged users assumption) και ως S(t) συμβολίζεται το αντίστοιχο σύνολο των χρηστών αυτών. Μία χρονοσχισμή t έχει γίνει η σύμβαση ότι διαρκεί 1,67ms. Στη διάρκεια μίας χρονοσχισμής, μπορούν να μεταδίδονται ένα ή περισσότερα πακέτα από έναν οι περισσότερους χρήστες, ανάλογα με τη χρονοδρομολόγηση που γίνεται στο δίκτυο.

Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι το κέρδος του καναλιού κάθε χρήστη σε ένα ασύρματο δίκτυο μεταβάλλεται σε αντίθεση με τα ενσύρματα δίκτυα, όπου παραμένει σταθερό. Το κέρδος του καναλιού επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:

- fast fading

- shadow fading και

- μακροπρόθεσμες μεταβολές του περιβάλλοντος του δικτύου.

Σύμφωνα με τους παραπάνω λόγους, γίνεται αντιληπτό ότι η μεταβολή του κέρδους του καναλιού είναι τυχαία. Συνεπώς, οι συνθήκες που επικρατούν στο κανάλι του κάθε χρήστη μπορούν να μοντελοποιηθούν ως μία χρονομεταβλητή στοχαστική διαδικασία. Στη συνέχεια, ακολουθείται ο συμβολισμός για το κέρδος του καναλιού κάθε χρήστη i, όπου , την εκάστοτε χρονοσχισμή t και οι συνθήκες που επικρατούν στο κανάλι θεωρούνται σταθερές κατά τη διάρκεια μίας χρονοσχισμής.

Ο μηχανισμός κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη (Uplink Power Control-UPC) είναι υπεύθυνος να λάβει την απόφαση για την ισχύ με την οποία εκπέμπει κάθε χρήστης και συνεπαγωγικά για τον ρυθμό με τον οποίο μεταδίδει δεδομένα προς το σταθμό βάσης. Η ισχύς εκπομπής του κάθε χρήστη συμβολίζεται με , όπου  και με , όπου , συμβολίζεται ο επιτεύξιμος ρυθμός μετάδοσης κάθε χρήστη στην άνω ζεύξη. Τα δύο αυτά μεγέθη διατηρούνται σταθερά κατά τη διάρκεια μίας χρονοσχισμής. Η ισχύς με την οποία εκπέμπει ένας χρήστης δεδομένα προς τον σταθμό βάσης είναι άνω φραγμένη: .

Στη συνέχεια, ορίζουμε ως  το λόγο της ενέργειας ενός bit δεδομένων προς την αντίστοιχη πυκνότητα παρεμβολών. Συνεπώς, η λαμβανόμενη ενέργεια σήματος προς παρεμολές στο σταθμό βάσης είναι:

(3.1)

όπου

:	ο επιτεύξιμος ρυθμός μετάδοσης,

:	η ισχύς εκπομπής,

:	το κέρδος του καναλιού,

θ: 	ένας παράγοντας ορθογωνιότητας

W:  	το ανηγμένο εύρος ζώνης του συστήματος

:	η κατανομή ισχύος εκπομπής στο σύνολο των χρηστών, εξαιρουμένου του χρήστη i,

:	ο θόρυβος και οι παρεμβολές από τους υπόλοιπους χρήστες και

:	ο θόρυβος στο σταθμό βάσης και οι παρεμβολές από τους υπόλοιπους χρήστες όταν μεταδίδει ο χρήστης i,

Πιο αναλυτικά, ο παράγοντας  αποτελείται από:

- το σύνολο των παρεμβολών από τους υπόλοιπους χρήστες εξαιρουμένου του χρήστη i, ,

- το λευκό θόρυβο στο σταθμό βάσης, .

Συνεπώς, προκύπτει:

(3.2)

## Συνάρτηση ευχαρίστησης (utility function)

Η συνάρτηση ευχαρίστησης είναι μία καινούργια έννοια στον τομέα των ασύρματων δικτύων, η οποία αποτελεί δάνειο από τον τομέα των οικονομικών επιστημών. Η συνάρτηση ευχαρίστησης έχει εισαχθεί στον τομέα των ασύρματων δικτύων με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση των χρηστών, ως προς την ικανοποίηση που λαμβάνουν από το δίκτυο, ακόμα και όταν επιθυμούν διαφορετικού είδους υπηρεσίες ή ανήκουν σε διαφορετικό είδος δικτύου, ασύρματο ή ενσύρματο. Κάθε χρήστης χαρακτηρίζεται από τη συνάρτηση ευχαρίστησης , , η οποία εκφράζει την ευχαρίστηση που λαμβάνει ο χρήστης από το δίκτυο, όταν καταναλώνει συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας σε κάθε χρονοσχισμή, σε σχέση με τον ρυθμοαπόδοσή του ως προς την άνω ζεύξη. Η συνάρτηση ευχαρίστησης ορίζεται ως εξής:

(3.3)

όπου

:	κατάλληλα επιλεγμένη συνάρτηση ρυθμαπόδοσης με επιθυμητές ιδιότητες,

:		η ισχύς εκπομπής,

:		διάνυσμα ισχύος εκπομπής στο σύνολο των χρηστών, εξαιρουμένου του χρήστη i,

:η πραγματική ρυθμοαπόδοση του χρήστη i στην άνω ζεύξη για τη συγκεκριμένη χρονοσχισμή t,

:	κατάλληλα επιλεγμένη σταθερή τιμή ρυθμοαπόδοσης,

:	ο λόγος της ενέργειας ενός bit δεδομένων προς την αντίστοιχη πυκνότητα παρεμβολών,

):	συνάρτηση απόδοσης, .

Η συνάρτηση απόδοσης, ), εκφράζει την πιθανότητα επιτυχημένης μεταφοράς ενός πακέτου, το οποίο μεταδίδει ο χρήστης i,  και είναι αύξουσα συνάρτηση εξαρτώμενη από το λόγο της ενέργειας ενός bit δεδομένων προς την αντίστοιχη πυκνότητα παρεμβολών, ,  σε κάθε χρονοσχισμή. Η συνάρτηση απόδοσης, η οποία «χαρακτηρίζει» έναν χρήστη, εξαρτάται από το σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση των δεδομένων, όταν ο ρυθμός με τον οποίο μεταφέρει δεδομένα ο χρήστης διατηρείται σταθερός κατά τη διάρκεια μίας χρονοσχισμής. Κατάλληλη επιλογή για τη συνάρτηση απόδοσης σε υπηρεσίες πραγματικού χρόνου αποτελεί η σιγμοειδής συνάρτηση ([8]).

Στις υπηρεσίες πραγματικού χρόνου είναι φανερό ότι εάν υπαγορεύεται στο χρήστη να εκπέμψει με αρκετά χαμηλή ισχύ, το γεγονός αυτό είναι ασύμφορο για τον ίδιο και είναι προτιμότερο να μην εκπέμψει καθόλου τη συγκεκριμένη χρονοσχισμή, αφού οι απαιτήσεις του δεν καλύπτονται. Επιπλέον, η ισχύς με την οποία εκπέμπει ο χρήστης είναι άνω φραγμένη, διότι οι ανάγκες του χρήστη καλύπτονται όταν εκπέμπει από μία κρίσιμή τιμή ισχύος και άνω, ενώ η εκπομπή με αρκετά μεγαλύτερη ισχύ από την τιμή αυτή δεν του προσφέρει περισσότερη ικανοποίηση, αφού οι ανάγκες του έχουν ήδη ικανοποιηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία φωνής. Η κρίσιμή τιμή κάτω από την οποία ο χρήστης υπηρεσίας πραγματικού χρόνου δεν είναι ικανοποιημένος με την προσφερόμενη υπηρεσία είναι το σημείο καμπής της σιγμοειδούς συνάρτησης.

Σχήμα 7: Συνάρτηση απόδοσης για διαφορετικά σχήματα διαμόρφωσης(BPSK,DPSK,FSK)

Ανακεφαλαιώνοντας, οι ιδιότητες της συνάρτησης απόδοσης, ), είναι οι ακόλουθες:

- η συνάρτηση απόδοσης είναι αύξουσα συνάρτηση του λόγου της ενέργειας ενός bit δεδομένων προς την αντίστοιχη πυκνότητα παρεμβολών, .

- η συνάρτηση απόδοσης είναι συνεχής και διπλά παραγωγίσιμη ως προς το λόγο  της ενέργειας ενός bit δεδομένων προς την αντίστοιχη πυκνότητα παρεμβολών, .

- ισχύει , έτσι ώστε όταν η ισχύς εκπομπής είναι μηδενική () να ισχύει  και συνεπώς η ευχαρίστηση που λαμβάνει ο χρήστης να μηδενίζεται, .

- ισχύει .

Η ισχύς των παραπάνω ιδιοτήτων έχει ελεγχθεί και αποδειχθεί ([11],[12]) για διάφορα πρακτικά σενάρια προσομοίωσης για μεγάλα μεγέθη πακέτων Μ, όπου Μ100bits.

Επιπρόσθετα, η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης  είναι σιγμοειδής εξαρτώμενη από τον πραγματικό ρυθμό μετάδοσης  του χρήστη i,  και αντιπροσωπεύει την ευχαρίστηση που λαμβάνει ο χρήστης σε σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων του σε πραγματική ρυθμοαπόδοση και την αναμενόμενη ποιότητα υπηρεσιών (QoS) σε κάθε χρονοσχισμή. Η σιγμοειδής συνάρτηση είναι κατάλληλη να εκφράσει την ευχαρίστηση που λαμβάνει ο χρήστης, διότι για τιμές ρυθμοαπόδοσης μικρότερες του σημείου καμπής της, η πτώση της ευχαρίστησης είναι κατακόρυφη, αλλά και για πολύ μεγάλες τιμές της ρυθμοαπόδοσης, η ευχαρίστηση του χρήστη δεν έχει σημαντική μεταβολή. Η παραπάνω συμπεριφορά αντιπροσωπεύει πλήρως χρήστες υπηρεσιών πραγματικού χρόνου.

Στη συνέχεια της διπλωματικής εργασίας, θα αναλύσουμε πρώτα τις επιθυμητές ιδιότητες και προϋποθέσεις ως προς την ποιότητα υπηρεσιών που χαρακτηρίζουν τους χρήστες υπηρεσιών πραγματικού χρόνου.  Στη συνέχεια, θα προτείνουμε μία μεθοδολογία, η οποία θα εκφράζει το βαθμό ευχαρίστησης ενός χρήστη υπηρεσιών πραγματικού χρόνου σε μία κατάλληλη συνάρτηση ευχαρίστησης  , εξαρτώμενη από τη ρυθμοαπόδοση.

## Ικανοποίηση απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσιών(QoS)

Ο χρήστης υπηρεσιών πραγματικού χρόνου είναι ικανοποιημένος όταν ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσής του πλησιάζει μία σταθερή τιμή,, η οποία αλλάζει ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί. Η επίτευξη πραγματικού ρυθμού μετάδοσηςσε κάθε χρονοσχισμή είναι ιδανική κατάσταση για το χρήστη και δεν είναι εύκολα επιτεύξιμη από το σύστημα. Για το λόγο αυτό, η ικανοποίηση του χρήστη γίνεται πιο ελαστική και  εισάγεται ο παράγοντας ελαστικότητας (margin factor),. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης θεωρείται ικανοποιημένος όταν ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσής του κυμαίνεται στο εύρος .

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται ότι για μία υπηρεσία πραγματικού χρόνου ο παράγοντας ελαστικότητας προσδιορίζει την ελάχιστη τιμή αποδεκτής ρυθμοαπόδοσης , δηλαδή . Επιπλέον, όταν ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης του χρήστη κυμαίνεται στο εύρος  , τότε η συνάρτηση ευχαρίστησής του μειώνεται αργά σε σχέση με το ρυθμό μετάδοσης. Αντίθετα, όταν ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης του χρήστη είναι μικρότερος από το κατώτατο όριο, δηλαδή , τότε η συνάρτηση ευχαρίστησής του μειώνεται κατακόρυφα σε σχέση με το ρυθμό μετάδοσης, δηλώνοντας στο σύστημα ότι ο χρήστης χρειάζεται περισσότερους προσφερόμενους πόρους.

Η συμβολή του παράγοντα ελαστικότητας στη ρύθμιση της χρονοδρομολόγησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη ακόμα και όταν έχει κακές συνθήκες καναλιού να μεταδίδει δεδομένα, χωρίς το δίκτυο να τον απορρίπτει. Το ασύρματο δίκτυο, το οποίο λειτουργεί σε γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, έχει την ευελιξία να μειώνει την ισχύ εκπομπής και το ρυθμό μετάδοσης κάποιου χρήστη αυξάνοντας παράλληλα τα αντίστοιχα μεγέθη σε κάποιον άλλον, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος αλλά και των χρηστών. Με αυτή τη διαδικασία, ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης, , των χρηστών με δυσμενείς συνθήκες καναλιού μειώνεται. Ωστόσο όμως, ο χρήστης έχει περισσότερες πιθανότητες να μεταδώσει δεδομένα, όταν  τη συγκεκριμένη χρονοσχισμή, διότι ο  ρυθμός μετάδοσής του μπορεί να κυμανθεί έως την τιμή  και όχι μέχρι το αυστηρό όριο της τιμής . Ο χρήστης υπηρεσιών πραγματικού χρόνου δε θα μπορούσε να μεταδώσει δεδομένα αν η συνάρτηση ευχαρίστησης ήταν βηματική με μεταβολή στην τιμή .

Σχήμα 8: Βηματική συνάρτηση ευχαρίστησης με αποκοπή στην τιμή

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η περαιτέρω αύξηση του πραγματικού ρυθμού μετάδοσης πέραν της ιδανικής τιμής,  , δεν έχει ως αποτέλεσμα την αναλογική αύξηση της ευχαρίστησης που λαμβάνει ο χρήστης. Ο χρήστης λαμβάνει σχεδόν τη μέγιστη ευχαρίστηση για ρυθμό μετάδοσης  και έπειτα όσο ο ρυθμός μετάδοσης αυξάνει, δηλαδή (το οποίο συνεπάγεται , βλ. (3.3) ),η ευχαρίστηση τείνει ασυμπτωτικά στη μέγιστη τιμή της. Η προηγούμενη παρατήρηση βασίζεται στις ιδιότητες των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου, όπου όταν οι απαιτήσεις των χρηστών έχουν ικανοποιηθεί, παρέχοντας στους χρήστες τον επιθυμητό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, η επιπρόσθετη παροχή μεγαλύτερου ρυθμού μετάδοσης δεν προκαλεί μεγαλύτερη ικανοποίηση στους χρήστες, αφού αυτοί μπορούν ήδη να μεταφέρουν τα δεδομένα τους με τον επιθυμητό για αυτούς ρυθμό μετάδοσης.

Ο ορισμός άνω ορίου στο ρυθμό μετάδοσης ενός χρήστη υπηρεσίας πραγματικού χρόνου έχει μεγάλη πρακτική σημασία στην εξοικονόμηση πόρων του δικτύου. Σύμφωνα με τα παραπάνω το άνω φράγμα του ρυθμού μετάδοσης είναι . Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης λόγω ευμενών συνθηκών στο κανάλι του επιτύχει ρυθμό μετάδοσης μεγαλύτερο του άνω ορίου, τελικά μεταδίδει με ρυθμό μετάδοσης ίσο με το άνω όριο, δηλαδή  και τον πλεοναστικό ρυθμό μετάδοσης το δίκτυο τον προσφέρει σε κάποιο χρήστη με δυσμενείς συνθήκες καναλιού. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται όχι μόνο για να αυξηθεί η ευχαρίστηση των χρηστών με δυσμενείς συνθήκες στο κανάλι τους, αλλά και για να αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών που μεταδίδουν ταυτόχρονα δεδομένα στο δίκτυο στη διάρκεια μίας χρονοσχισμής.

Εξαιτίας πρακτικών περιορισμών από το υλικό, θεωρείται ότι οι χρήστες λαμβάνουν τη μέγιστη τιμή της ευχαρίστησής τους όταν αποκτήσουν ρυθμό μετάδοσης , δηλαδή όταν ισχύει (βλ. (3.3)), όπου η σταθερά ε είναι ένας πολύ μικρός θετικός αριθμός, της τάξης .

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης  ενός χρήστη υπηρεσιών πραγματικού χρόνου, η οποία εξαρτάται από το ρυθμό μετάδοσής του, έχει τις εξής ιδιότητες:

- είναι αύξουσα συνάρτηση του ρυθμού μετάδοσης .

- είναι συνεχής, διπλά παραγωγίσιμη ως προς το ρυθμό μετάδοσης και έχει μοναδικό σημείο καμπής , το οποίο προσδιορίζεται από την εξίσωση:

(3.4)

- ισχύει , ώστε να διασφαλίζεται ότι η ευχαρίστηση μηδενίζεται, δηλαδή , όταν ο ρυθμός μετάδοσης είναι μηδενικός, δηλαδή .

- ισχύει  και

- ισχύει , όπου .

Εν κατακλείδι, θέλοντας να επαναδιατυπώσουμε τη σχέση (3.3), η οποία εκφράζει την ευχαρίστηση που λαμβάνει ένας χρήστης υπηρεσίας πραγματικού χρόνου, θέτουμε  και προκύπτει:

(3.5)

όπου , όταν .

Οι παραπάνω ιδιότητες απεικονίζονται παραστατικά στο ακόλουθο σχήμα:

Σχήμα 9: Η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης  συναρτήσει του ρυθμού μετάδοσης  για χρήστες υπηρεσιών πραγματικού χρόνου.

## 3.4	 Μη συνεταιριστικό πρόβλημα κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη

Το πρόβλημα που θα διατυπωθεί και θα επιλυθεί στη συνέχεια είναι αυτό της κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη χωρίς συνεργασία μεταξύ των χρηστών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευχαρίστησης των χρηστών αλλά και της απόδοσης του συστήματος. Στην αρχή κάθε χρονοσχισμής, ο μηχανισμός κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη κάθε χρήστη είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της ισχύος εκπομπής, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ευχαρίστηση του χρήστη, η οποία εκφράζεται από την τιμή της συνάρτησης ευχαρίστησης. Πέραν όμως της μεγιστοποίησης της ευχαρίστησης κάθε χρήστη, πρέπει να ληφθούν υπόψη στη λύση του προβλήματος, οι φυσικοί περιορισμοί που θέτει το υλικό, αλλά και τα στιγμιαία χαρακτηριστικά του δικτύου, τα οποία μεταβάλλονται. Στην επόμενη ενότητα, αναφέρονται οι βασικοί στόχοι του μηχανισμού κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη και μοντελοποιούνται σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, το οποίο θα επιλυθεί με τη βοήθεια της θεωρίας παιγνίων.

### Διατύπωση προβλήματος

Σκοπός κάθε χρήστη είναι η μεγιστοποίηση της ευχαρίστησής του . Συνεπώς, ο στόχος του μηχανισμού κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη μπορεί να ορισθεί ως η μεγιστοποίηση της ακόλουθης συνάρτησης:

(3.6)

υπό τον περιορισμό:  και όπου  η μέση τιμή του ορίσματος.

Τα κανάλια των διαύλων επικοινωνίας έχουν θεωρηθεί ανεξάρτητα και ομοιόμορφα κατανεμημένα (i.i.d.). Συνεπώς, το πρόβλημα μεγιστοποίησης της μέσης ευχαρίστησης του κάθε χρήστη ισοδυναμεί με τη μεγιστοποιήση της ευχαρίστηση του χρήστη σε κάθε χρονοσχισμή. Επιπλέον, κάθε χρήστης προσπαθεί ανεξάρτητα να μεγιστοποιήσει την ευχαρίστησή του χωρίς να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους χρήστες. Για το λόγο αυτό, το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ένα μη συνεταιριστικό παίγνιο κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη (non-cooperative UPC game).

Στη συνέχεια, ορίζουμε ως  το προτεινόμενο μη συνεταιριστικό παίγνιο, όπου S είναι το σύνολο των χρηστών (παιχτών) και  είναι το πεδίο στρατηγικής του χρήστη i. Κάθε στρατηγική που ανήκει στο  μπορεί να γραφεί ως . Τέλος, το αποτέλεσμα του μη συνεταιριστικού παιγνίου για κάθε χρονοσχισμή, όταν η ισχύς εκπομπής των υπόλοιπων χρηστών είναι γνωστή και σταθερή, μπορεί να εκφρασθεί από το ακόλουθο πρόβλημα βελτιστοποίησης:

για i=1,…,N		(3.7)

υπό τον περιορισμό .

### 3.4.2  Εύρεση σημείου ισορροπίας κατά Nash

Η επίλυση του μη συνεταιριστικού προβλήματος που διατυπώθηκε στην προηγούμενη ενότητα γίνεται με τη βοήθεια της θεωρίας παιγνίων του Nash. Συγκεκριμένα, η εύρεση του σημείου στο οποίο μεγιστοποιείται η μέση ευχαρίστηση των χρηστών ισοδυναμεί με την εύρεση του σημείου ισορροπίας κατά Nash (Nash equilibrium), αφού το πρόβλημα κατανομής ισχύος έχει μορφοποιηθεί ως ένα παίγνιο εύρεσης της βέλτιστης λύσης. Το σημείο ισορροπίας κατά Nash([19]) είναι ένα σύνολο διανυσμάτων ισχύος και καθώς υποδηλώνει η ονομασία του, όταν το δίκτυο βρεθεί σε αυτή την κατάσταση κανένας από τους χρήστες δεν έχει την τάση να μεταβάλλει την ισχύ εκπομπής του. Στο σημείο ισορροπίας, η ευχαρίστηση των χρηστών δεν μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο, αλλάζοντας ατομικά την ισχύ εκπομπής τους, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων χρηστών παραμένει σταθερή.

Ορισμός:  Το διάνυσμα ισχύος  είναι σημείο ισορροπίας κατά Nash για το μη συνεταιριστικό παίγνιο κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη, όταν ισχύει η ανισότητα , για όλα τα  που ανήκουν στο πεδίο στρατηγικής .

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε την ύπαρξη και μοναδικότητα του σημείου ισορροπίας κατά Nash για το παίγνιο κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη που μελετάμε. Αρχικά, θα αναπτύξουμε και θα αποδείξουμε τις ιδιότητες της πρωταρχικής συνάρτησης ευχαρίστησης, ,  ως συνάρτηση του σηματοθορυβικού λόγου,  που χαρακτηρίζει κάθε χρήστη i.

Λήμμα 1ο:

Δεδομένης της συνάρτησης απόδοσης , η οποία είναι σιγμοειδής συνάρτηση ως προς το σηματοθορυβικό λόγο γ και έχει μοναδικό σημείο καμπής  και της πρωταρχικής συνάρτησης ευχαρίστησης , η οποία είναι σιγμοειδής συνάρτηση του ρυθμού μετάδοσης  και έχει μοναδικό σημείο καμπής , όπου  αποδεικνύεται ότι η συνάρτηση είναι επίσης σιγμοειδής ως προς το σηματοθορυβικό λόγο γ και έχει μοναδικό σημείο καμπής για το οποίο ισχύει:

(3.8)

όπου ο παράγοντας  είναι η αντιστοιχία του σημείου καμπής της συνάρτησης   στο σύνολο των γ.

Απόδειξη:

Η σιγμοειδής συνάρτηση είναι συνεχής, διπλά παραγωγίσιμη και γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της. Συνεπώς, επειδή έχει γίνει υπόθεση ότι η συνάρτηση απόδοσης f(γ) και η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης είναι σιγμοειδείς, ισχύει ότι η πρώτη τους παράγωγος είναι θετική στο πεδίο ορισμού τους:

και		(Λ1.1)

Επιπλέον, επειδή η συνάρτηση απόδοσης f(γ) και η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης είναι σιγμοειδείς, έχουν μοναδικό σημείο καμπής  και  αντίστοιχα. Στο πεδίο  και  αντίστοιχα, οι συναρτήσεις είναι κυρτές, ενώ στο πεδίο  και  οι συναρτήσεις είναι κοίλες. Συνεπώς για τις δεύτερες παραγώγους τους ισχύει:

και 	(Λ1.2)

και 		(Λ1.3)

Επιπρόσθετα, η πρώτη παράγωγος της σιγμοειδούς συνάρτησης έχει την ιδιότητα: . Άρα:

(Λ1.4)

Παραγωγίζοντας την προηγούμενη σχέση προκύπτει: . Συνεπώς, προκύπτει για τη συνάρτηση απόδοσης και για την πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης:

και 	(Λ1.5)

Στη συνέχεια, παραγωγίζουμε την πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης   ως προς γ , αφού γνωρίζουμε ότι ισχύει . Ισχύει , συνεπώς προκύπτει:

(Λ1.6.i)

από τον κανόνα της αλυσίδας έχουμε:

(Λ1.6.ii)

Σύμφωνα με τη σχέση (Λ1.1) προκύπτει:

(Λ1.6.iii)

αφού προφανώς ισχύει .

Εν συνεχεία, παραγωγίζουμε δεύτερη φορά την πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης   ως προς γ και προκύπτει:

(Λ1.7.i)

από τη σχέση {1.5.ii} προκύπτει:

(Λ1.7.ii)

Στη συνέχεια, υπολογίζονται τα όρια για  και της δεύτερης παραγώγου της πρωταρχικής συνάρτησης ευχαρίστησης .

Από (Λ1.4) και (Λ1.5) προκύπτει:

(Λ1.8.i)

αφού ισχύει  και .

Επιπλέον, έχουμε:

από (Λ1.4) και (Λ1.5) προκύπτει:

(Λ1.8.ii)

αφού ισχύει  και .

Τέλος, θα μελετήσουμε το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου της πρωταρχικής συνάρτησης ευχαρίστησης  σε όλο το πεδίο ορισμού της. Προηγουμένως, ορίστηκε η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης  και . Άρα, για το σημείο καμπής της τελευταίας ισχύει . Συσχετίζοντας στον άξονα του γ τις τιμές των σημείων καμπής της συνάρτησης απόδοσης f(γ),  και της πρωταρχικής συνάρτησης ευχαρίστησης,   προκύπτουν δύο περιοχές τιμών:

τις οποίες και μελετάμε ξεχωριστά.

Στην περιοχή αυτή διακρίνουμε τις υποπεριοχές:

όπου εύκολα προκύπτει από τις σχέσεις (Λ1.1),(Λ1.2),(Λ1.3) ότι  ως άθροισμα θετικών αριθμών.

όπου εύκολα προκύπτει από τις σχέσεις (Λ1.1),(Λ1.2),(Λ1.3) ότι  ως άθροισμα αρνητικών αριθμών.

Σχήμα 10: Πρόσημο της  για τις διάφορες τιμές του γ για .

Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση  μηδενίζεται τουλάχιστον μία φορά στο εύρος τιμών , δηλαδή η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης  έχει τουλάχιστόν ένα σημείο καμπής στο συγκεκριμένο εύρος τιμών. Για να είναι όμως η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης  σιγμοειδής, πρέπει να αποδείξουμε ότι έχει μοναδικό σημείο καμπής. Μελετώντας το πρόσημο της  από τη σχέση (Λ1.7.ii) στο διάστημα  παρατηρούμε ότι ισχύει  από (Λ1.2) και  από (Λ1.1). Συνεπώς, ο δεύτερος προσθετέος της σχέσης  (Λ1.7.ii) είναι θετικός στο διάστημα μελέτης και το πρόσημο της   το καθορίζει ο πρώτος προσθετέος και συγκεκριμένα ο όρος . Η συνάρτηση όμως  είναι σιγμοειδής, συνεπώς έχει ένα σημείο καμπής. Άρα, ο παράγοντας  αλλάζει μία μόνο φορά πρόσημο και συνεπαγωγικά το πρόσημο της  αλλάζει μόνο μία φορά σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση. Άρα, η συνάρτηση  έχει μοναδικό σημείο καμπής, το οποίο βρίσκεται στο διάστημα και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις (Λ1.6.iii), (Λ1.8.i) και (Λ1.8.ii) που αποδείχθηκαν προηγουμένως εξάγεται ότι η συνάρτηση  είναι σιγμοειδής για .

Στην περιοχή αυτή διακρίνουμε τις υποπεριοχές:

όπου εύκολα προκύπτει από τις σχέσεις (Λ1.1),(Λ1.2),(Λ1.3) ότι  ως άθροισμα θετικών αριθμών.

όπου εύκολα προκύπτει από τις σχέσεις (Λ1.1),(Λ1.2),(Λ1.3) ότι  ως άθροισμα αρνητικών αριθμών.

Σχήμα 11: Πρόσημο της  για τις διάφορες τιμές του γ για.

Όμοια με προηγουμένως συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση  μηδενίζεται τουλάχιστον μία φορά στο εύρος τιμών. Μελετώντας το πρόσημο της  από τη σχέση (Λ1.7.ii) στο παραπάνω διάστημα, παρατηρούμε ότι ισχύει  από (Λ1.3). Συνεπώς, ο πρώτος προσθετέος της σχέσης  (Λ1.7.ii) είναι θετικός στο διάστημα μελέτης και το πρόσημο της   το καθορίζει ο δεύτερος προσθετέος και συγκεκριμένα ο όρος . Η συνάρτηση όμως  είναι σιγμοειδής, συνεπώς έχει ένα σημείο καμπής. Άρα, ο παράγοντας  αλλάζει μία μόνο φορά πρόσημο και συνεπαγωγικά το πρόσημο της  αλλάζει μόνο μία φορά σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση. Άρα, η συνάρτηση  έχει μοναδικό σημείο καμπής, το οποίο βρίσκεται στο διάστημα και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις (Λ1.6.iii), (Λ1.8.i) και (Λ1.8.ii) που αποδείχθηκαν προηγουμένως εξάγεται ότι η συνάρτηση  είναι σιγμοειδής για .

Σύμφωνα με τα παραπάνω καταλήξαμε ότι η συνάρτηση είναι επίσης σιγμοειδής ως προς το σηματοθορυβικό λόγο γ και έχει μοναδικό σημείο καμπής για το οποίο ισχύει:

(

Ανακεφαλαιώνοντας, το παραπάνω λήμμα δηλώνει ότι η σύνθεση δύο σιγμοειδών συναρτήσεων είναι σιγμοειδής συνάρτηση. Το λήμμα αυτό θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην πορεία της ανάλυσής μας, διότι η συνάρτηση ευχαρίστησης κάθε χρήστη είναι σύνθεση δύο σιγμοειδών συναρτήσεων. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι το σημείο καμπής της σύνθετης συνάρτησης βρίσκεται μεταξύ των σημείων καμπής των αντίστοιχων γενετήριων συναρτήσεων. Η συγκεκριμένη παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μελέτη της συμπεριφοράς του σημείου ισορροπίας του μη συνεταιριστικού παιγνίου κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη και εν γένει για την επίτευξη της ικανοποίησης των απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσιών των χρηστών υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Στη συνέχεια, θα αποδείξουμε τη μεγιστοποίηση της συνάρτησης ευχαρίστησης κάθε χρήστη σε ένα μοναδικό σημείο, όταν η ισχύς εκπομπής των υπόλοιπων χρηστών είναι δεδομένη.

Λήμμα 2ο:

Η συνάρτηση ευχαρίστησης  κάθε χρήστη i, για  είναι μία quasi-concave συνάρτηση της ισχύος , όπου . Επιπλέον, θεωρώντας ότι οι τιμές της ισχύος εκπομπής των άλλων χρηστών είναι δεδομένες και σταθερές προκύπτει ότι η συνάρτηση ευχαρίστησης  έχει ένα μοναδικό ολικό μέγιστο:

(3.9)

το οποίο προκύπτει για τη μοναδική τιμή του σηματοθορυβικού λόγου , η οποία αποτελεί λύση της εξίσωσης.

Απόδειξη:

Σύμφωνα με το Λήμμα 1 έχει αποδειχθεί ότι η συνάρτηση  είναι σιγμοειδής ως προς το σηματοθορυβικό λόγο , όπου .  Επιπλέον, από τη σχέση (3.1) είναι φανερό ότι τα μεγέθη  και  είναι ανάλογα. Συνεπώς, αφού η συνάρτηση ευχαρίστησης είναι σιγμοειδής ως προς , είναι αντίστοιχα σιγμοειδής ως προς την ισχύ εκπομπής του χρήστη . Άρα, η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης παίρνει τη μορφή:

εξαρτώμενη από την ισχύ του χρήστη  , για , όπου  και έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

- έχει πεδίο ορισμού το μη αρνητικό τμήμα του άξονα των πραγματικών αριθμών, δηλαδή  .

- έχει σύνολο τιμών  .

- σύμφωνα με το Λήμμα 1 είναι  γνησίως αύξουσα ως προς  στο πεδίο ορισμού της.

- είναι κυρτή(convex) στο διάστημα  και κοίλη στο , όπου το σημείο  είναι το σημείο καμπής της και ορίζεται ως:

όπου έχει θεωρηθεί ότι , το οποίο ισχύει σύμφωνα με το λήμμα 1.

- Επειδή οι συναρτήσεις  και f(γ) έχουν συνεχείς παραγώγους, συνεπαγωγικά η συνάρτηση  έχει συνεχή παράγωγο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ιδιότητες, το Λήμμα 1 και τα εξαγόμενα της εργασίας [20] προκύπτει ότι η συνάρτηση   είναι quasi-concave ως προς . Άρα από τη σχέση (3.3) συνεπάγεται ότι η συνάρτηση ευχαρίστησης κάθε χρήστη  είναι quasi-concave ως προς την ισχύ εκπομπής . Απομένει να αποδείξουμε ότι έχει ένα μοναδικό ολικό μέγιστο:

Μηδενίζοντας την πρώτη παράγωγο της  βρίσκουμε τα ακρότατα της συνάρτησης ευχαρίστησης.

Συνεπώς, η συνάρτηση ευχαρίστησης κάθε χρήστη  μεγιστοποιείται για εκείνες τις τιμές του  ,οι οποίες αποτελούν λύση της εξίσωσης:

Σύμφωνα, όμως με τη σχέση (3.1) ισχύει: . Άρα:

(Λ2.1)

Από την εργασία [20] έχει αποδειχθεί ότι η σχέση (Λ2.1) έχει μοναδική λύση , με δεδομένο ότι η συνάρτηση  είναι σιγμοειδής, το οποίο έχει αποδειχθεί στο Λήμμα 1. Στη συνέχεια, συμβολίζουμε με  τη μοναδική τιμή της ισχύος εκπομπής του χρήστη i που μεγιστοποιεί τη συνάρτηση ευχαρίστησης  και είναι:

(Λ2.2)

Επιπλέον γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση ευχαρίστησης  είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο . Συνεπώς, αν η μέγιστη δυνατή ισχύς εκπομπής  είναι μικρότερη από την ισχύ , τότε η ευχαρίστηση που θα λαμβάνει ο χρήστης θα είναι:

. Άρα, η μικρότερη τιμή από τις , δίνει το ολικό μέγιστο της συνάρτησης ευχαρίστησης, όπου  και είναι:

(Λ2.3)

■

Στην περίπτωση όπου η ισχύς εκπομπής του χρήστη δεν είναι επαρκής για να επιτευχθεί ο επιθυμητός σηματοθορυβικός λόγος , εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών του καναλιού, τότε η βέλτιστη επιλογή για το χρήστη, καθώς φαίνεται από την εξίσωση (Λ2.3), είναι η εκπομπή με τη μέγιστη δυνατή ισχύ. Επιπλέον, από το Λήμμα 2 γίνεται αντιληπτό ότι ο σκοπός του χρήστη είναι να μεγιστοποιήσει την ευχαρίστησή του. Συνεπαγωγικά, στόχος του χρήστη είναι να διατηρεί σταθερή τιμή ως προς το σηματοθορυβικό λόγο , γεγονός που υποδηλώνει ότι το δίκτυο είναι ισορροπημένο ως προς το σημαθορυβικό λόγο.

Στη συνέχεια, θα αποδειχθεί η ύπαρξη και η μοναδικότητα του σημείου ισορροπίας κατά Nash για το παίγνιο κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη (3.7) και προσδιορίζεται το διάνυσμα ισχύος εκπομπής των χρηστών στο σημείο ισορροπίας.

Θεώρημα 1ο:

Στο σημείο ισορροπίας κατά Nash του μη συνεταιριστικού παιγνίου κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη (3.7) οι χρήστες έχουν ισχύ εκπομπής , όπου , για κάθε  και ο σηματοθορυβικός λόγος είναι η μοναδική θετική λύση της εξίσωσης  . Επιπλέον, το σημείο ισορροπίας του παιγνίου υπάρχει και είναι μοναδικό.

Απόδειξη:

Σύμφωνα με το Λήμμα 2, η τιμή της ισχύος που μεγιστοποιεί την απόδοση του χρήστη, όταν η ισχύς εκπομπής των υπόλοιπων χρηστών και το ανώτατο δυνατό της όριο είναι δεδομένα, είναι εκείνη η τιμή που μεγιστοποιεί τη συνάρτηση ευχαρίστησης του χρήστη , όταν έχει θεωρηθεί ότι υπάρχει ανώτατο όριο ως προς το ρυθμό μετάδοσης κάθε χρήστη . Η τιμή αυτή έχει ήδη αποδειχθεί παραπάνω ότι είναι , όπου ο σηματοθορυβικός λόγος  είναι η μοναδική θετική λύση της εξίσωσης . Άρα, εάν το σημείο ισορροπίας υπάρχει, η ισχύς εκπομπής κάθε χρήστη εξασφαλίζει τον επιθυμητό σηματοθορυβικό λόγο, ο οποίος εξαρτάται από τη διαμόρφωση, την κωδικοποίηση και το μέγεθος του πακέτου που χρησιμοποιείται, η οποία εξάρτηση εκφράζεται από τη συνάρτηση απόδοσης f(γ)  και επιπλέον εξαρτάται από τις απαιτήσεις των χρηστών σε ποιότητα υπηρεσιών, που εκφράζεται από την πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης .

Η ύπαρξη του σημείου ισορροπίας μπορεί να εξαχθεί από την quasi-concave μορφή της συνάρτησης ευχαρίστησης του χρήστη ([11],[12]). Στο Λήμμα 2 έχει όμως αποδειχθεί ότι η συνάρτηση ευχαρίστησης είναι quasi-concave στο πεδίο ορισμού της , συνεπώς το σημείο ισορροπίας υπάρχει. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης είναι σιγμοειδής, συνεπώς η εξίσωση  έχει μοναδική λύση , η οποία είναι το μοναδικό ολικό μέγιστο της συνάρτησης ευχαρίστησης . Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα της λύσης  και την αναλογική και ένα προς ένα σχέση ανάμεσα στο σηματοθορυβικό λόγο  και την ισχύ εκπομπής , βγαίνει το συμπέρασμα ότι το σημείο ισορροπίας κατά Nash είναι μοναδικό.

### Αλγόριθμος κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη (UPC Algorithm)

Στην ενότητα αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα Λήμματα 1,2 και το Θεώρημα 1 διατυπώνεται ο επαναληπτικός και κατανεμημένος αλγόριθμος κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη για την εύρεση του σημείου ισορροπίας κατά Nash για το μη συνεταιριστικό παίγνιο G κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη σε κάθε χρονοσχισμή t.

Αλγόριθμος κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη

- Στην αρχή της χρονοσχισμής t, ο χρήστης i μεταφέρει με τη μέγιστη δυνατή ισχύ . Θέτει k=0 και ισχύει .

- Δεδομένων των ισχυών εκπομπής των υπόλοιπων χρηστών, οι οποίες είναι γνωστές στον σταθμό βάσης, υπολογίζεται και γνωστοποιείται από αυτόν στους χρήστες η συνολική παρεμβολή  και ο χρήστης υπολογίζει την παρεμβολή που του δημιουργούν οι υπόλοιποι,  και επαναπροσδιορίζει την ισχύ εκπομπής του, δηλαδή υπολογίζει την ισχύ εκπομπής στην επόμενη χρονοσχισμή  από τη σχέση (Λ2.3).

- Εάν οι τιμές της ισχύος συγκλίνουν, δηλαδή , τότε σταματά.

- Θέτει k=k+1 και επανέρχεται στο βήμα 2.

## 3.5 		Ιδιότητες σημείου ισορροπίας

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι ιδιότητες του σημείου ισορροπίας για το μη συνεταιριστικό παίγνιο κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη, η ισχύς των χρηστών και ο ρόλος της μέγιστης δυνατής ισχύος εκπομπής, ο ρυθμός μετάδοσης και η συνολική απόδοση τους εκφρασμένη μέσω της ευχαρίστησης τους στο σημείο αυτό. Αποδεικνύεται ότι δίνοντας στους χρήστες την αυτονομία να επιλέγουν τη διαμόρφωση και την κωδικοποίησή τους, καθώς επίσης και την ισχύ εκπομπής τους, μπορούν να επιτύχουν ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης τους ως προς την προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών.

Σύμφωνα, με όσα αναλύθηκαν στην ενότητα 3.4 προκύπτει ότι ο σηματοθορυβικός λόγος , ο οποίος μεγιστοποιεί την ευχαρίστηση του κάθε χρήστη i, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το σημείο καμπής  της πρωταρχικής συνάρτησης ευχαρίστησης, διότι η τιμή  πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο τιμών όπου η πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης  είναι κοίλη. Άρα ισχύει:

(3.10)

Επιπλέον, στο Λήμμα 1 αποδείχθηκε ότι το σημείο καμπής της πρωταρχικής συνάρτησης ευχαρίστησης βρίσκεται πάντα ανάμεσα στα σημεία καμπής της συνάρτησης απόδοσης f(γ) και της πρωταρχικής συνάρτησης ευχαρίστησης   εκφρασμένης ως προς τον ρυθμό μετάδοσης . Άρα από τις (3.8), (3.10) προκύπτει:

(3.11)

Στη συνέχεια, αναλύεται η επιρροή που ασκεί η διαμόρφωση και η κωδικοποίηση, που χρησιμοποιεί ο χρήστης i, στην απόδοση των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου που επιθυμεί.

Θεώρημα 2ο:

Ένας χρήστης υπηρεσιών πραγματικού χρόνου i,  στο σημείο ισορροπίας κατά Nash επιτυγχάνει ρυθμό μετάδοσης,  πάντα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο της υπηρεσίας, ,  όταν ισχύει . Δηλαδή:

εάν  τότε

Απόδειξη:

Από (3.11) όταν ισχύει   τότε . Η συνάρτηση απόδοσης f(γ) είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής ως προς , σε όλο το πεδίο ορισμού της, . Άρα, έχουμε:

Επιπλέον, λογικά προκύπτει σύμφωνα με τις απαιτήσεις σε ποιότητα υπηρεσιών ότι το σημείο καμπής της συνάρτησης ευχαρίστησης , συμπίπτει με το κατώτατο όριο του ρυθμού μετάδοσης , δηλαδή . Γνωρίζοντας ότι ισχύει  συμπεραίνουμε:

εάν  τότε      	(3.12)

εάν  τότε 		(3.13)

με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ισχύς εκπομπής είναι αρκετά μεγάλη ώστε να επιτευχθεί ο σηματοθορυβικός λόγος .						    ■

Η παραπάνω πρόταση εκφράζει την άμεση συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στις απαιτήσεις σε ποιότητα υπηρεσιών των χρηστών, στη διαμόρφωση και κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί το σύστημα (συνάρτηση απόδοσης) και στα ανώτατα όρια ισχύος εκπομπής. Παρατηρείται ότι ανάλογα με την επιλογή της συνάρτησης απόδοσης, την οποία ο χρήστης μπορεί ανεξάρτητα να επιλέγει, είναι δυνατόν να επιτυγχάνει τον επιθυμητό ρυθμό μετάδοσης. Επιπλέον, γίνεται φανερό ότι εάν το ανώτατο όριο της ισχύος του χρήστη, , είναι αρκετά μεγάλο ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη του σηματοθορυβικού λόγου , τότε στο σημείο ισορροπίας, δε μεγιστοποιείται μόνο η ευχαρίστηση του χρήστη, αλλά και οι απαιτήσεις του σε ρυθμό μετάδοσης, , όταν ισχύει .

Θεωρώντας μία δεδομένη συνάρτηση απόδοσης f(γ) για τον κάθε χρήστη και το σημείο καμπής της για συγκεκριμένο σχήμα διαμόρφωσης, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Εάν ισχύει  τότε ο ρυθμός μετάδοσης που επιτυγχάνει ο χρήστης κυμαίνεται ανάμεσα στα επιθυμητά όρια, δηλαδή άνω του κατώτατου ορίου  και προφανώς κάτω από το ανώτατο όριο . Άρα, για  ισχύει .

- Όσο μεγαλύτερος είναι ο παράγοντας ελαστικότητας , τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του χρήστη ως προς τις απαιτήσεις του σε ρυθμό μετάδοσης, αφού η συνάρτηση απόδοσης f(γ) είναι γνησίως αύξουσα ως προς το λόγο .

- Όσο αυστηρότερες είναι οι απαιτήσεις των χρηστών σε ποιότητα υπηρεσιών(QoS), δηλαδή όταν η τιμή του παράγοντα ελαστικότητας  είναι μικρή, το οποίο υποδηλώνει τις μικρές αποκλίσεις από τον επιθυμητό ρυθμό μετάδοσης, τόσο πιο δύσκολο είναι να επιτευχθούν οι απαιτήσεις του χρήστη σε ρυθμό μετάδοσης. Επιπλέον, εάν ο παράγοντας ελαστικότητας  του χρήστη έχει τέτοια τιμή ώστε , τότε ακόμα και αν μεγιστοποιείται η ευχαρίστηση του χρήστη, ο ρυθμός μετάδοσης του χρήστη υπάρχει πιθανότητα να είναι μικρότερος από το κατώτατο όριο .

Συνεπώς, η παρατήρηση 2 μπορεί να λειτουργήσει ως δυαδικό κριτήριο για την επιλογή του χρήστη στο δίκτυο. Πιο αναλυτικά, εάν ο χρήστης ικανοποιεί το κριτήριο, υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει αποδεκτός από το δίκτυο, διότι θα είναι σε θέση να αποκτήσει ρυθμό μετάδοσης εντός των επιθυμητών ορίων.

Με βάση το παραπάνω κριτήριο, όταν ένας χρήστης καταφθάνει στο δίκτυο και χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα υπηρεσιών (QoS), δηλαδή προεπιλεγμένη πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης και προσδιορισμένες τιμές των παραμέτρων , , η διαμόρφωση και η κωδικοποίηση που θα ακολουθήσει, μέσω της συνάρτησης απόδοσης , πρέπει να επιλέγεται ώστε να ικανοποιείται το κριτήριο (3.13). Από το κριτήριο (3.13) γίνεται αντιληπτό ότι όσο πιο απαιτητικός είναι ο χρήστης ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που επιθυμεί, δηλαδή όσο μικρότερη είναι η τιμή του παράγοντα ελαστικότητας , τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η τιμή του σημείου καμπής της συνάρτησης απόδοσης  που επιλέγεται. Πιο αναλυτικά, ο παράγοντας ελαστικότητας  ελαττώνεται όσο οι απαιτήσεις του χρήστη αυξάνονται, διότι σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δεν είναι ελαστικός στη μη επίτευξη του επιθυμητού ρυθμού μετάδοσης.  Παράλληλα όμως με την αύξηση του παράγοντα ελαστικότητας, η καμπύλη της συνάρτησης απόδοσης μετατοπίζεται προς τα δεξιά με αποτέλεσμα το σημείο καμπής της να μετατοπίζεται και αυτό. Για τον παραπάνω λόγο,  καθώς φαίνεται από το σχήμα 7, επιλέγεται χειρότερο σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης σε σχέση με το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης που επιτυγχάνεται με αυτό το σχήμα.

Σύμφωνα με την παραπάνω παρατήρηση γίνεται αντιληπτό ότι ο χρήστης «θυσιάζει» την ποιότητα του σχήματος διαμόρφωσης και κωδικοποιήσης, διαλέγοντας κάποιο χειρότερο σχήμα, ώστε να επιτυγχάνει ρυθμό μετάδοσης εντός των επιθυμητών ορίων. Συνεπώς, γίνεται φανερή η εξισορρόπηση που υπάρχει ανάμεσα στην απόδοση των χρηστών, εκφρασμένη μέσω της ευχαρίστησης και στις απαιτήσεις των χρηστών σε ποιότητα υπηρεσιών, ως προς την κατανομή των πόρων του δικτύου.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα κριτήρια, ευνοείται η ύπαρξη αυτόνομων μηχανισμών των χρηστών, οι οποίοι ελέγχουν την ισχύ εκπομπής τους , ώστε να μεγιστοποιείται η συνολική τους απόδοση εκφρασμένη μέσω της ευχαρίστησης, υιοθετώντας τον προτεινόμενο αλγόριθμο κατανομής ισχύος και παράλληλα ελέγχουν την απόδοση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν  την απόδοση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν μέσω:

- της επιλογής κατάλληλης πρωταρχικής συνάρτησης ευχαρίστησης .

- του καθορισμού των σχημάτων διαμόρφωσης και κωδικοποίησης με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια που διατυπώθηκαν στην πρόταση 2.

- της βελτιστοποίησης της λαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών (QoS).

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

_____________________________________________________________________

  - Αριθμητικά αποτελέσματα

_____________________________________________________________________

## Αριθμητικά αποτελέσματα

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ορισμένα αριθμητικά αποτελέσματα, τα οποία επιβεβαιώνουν την ορθότητα και αναλύουν την απόδοση του αλγορίθμου κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη. Αρχικά, υποθέτουμε ότι οι συνθήκες που επικρατούν στο κανάλι του κάθε χρήστη είναι σταθερές και προκαθορισμένες, με σκοπό να μελετήσουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές, στις ιδιότητες του σημείου ισορροπίας κατά Nash και στα χαρακτηριστικά της ποιότητας των απαιτούμενων από τους χρήστες υπηρεσιών (QoS). Στη συνέχεια, εξετάζουμε το δίκτυο σε βάθος χρόνου, όπου η κατάσταση των καναλιών των χρηστών παρουσιάζει χρονομεταβλητή εξασθένιση Rayleigh. Σε αυτή την περίπτωση, οι προσομοιώσεις αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του δικτύου, όταν ακολουθείται ο αλγόριθμος κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη (UPC algorithm), που προτάθηκε παραπάνω και παρουσιάζεται η αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στις συνθήκες του καναλιού του χρήστη και την κατανάλωση ισχύος και την απόδοσή του. Τέλος, μελετάται η επίδραση που έχει η επιλογή του σχήματος διαμόρφωσης και κωδικοποίησης στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του χρήστη και υποστηρίζεται με τη βοήθεια προσομοιώσεων η ισχύς της Θεωρήματος 2.

### 4.1.1		Σενάριο προσομοίωσης

Αρχικά, θεωρούμε ένα δίκτυο CDMA, το οποίο βασίζεται στη μετάδοση δεδομένων σε χρονοσχισμές, με μία κυψέλη ώστε να μην επηρεάζει τη μελέτη μας ο διακυψελικός θόρυβος. Θεωρούμε την ύπαρξη  χρηστών, οι οποίοι διαθέτουν μόνιμα δεδομένα για να αποστείλουν και απαιτούν υπηρεσίες πραγματικού χρόνου. Κάθε προσομοίωση διαρκεί 10000 χρονοσχισμές. Οι χρήστες 1 έως και 5 ανήκουν στην πρώτη κλάση χρηστών, ενώ οι χρήστες 6-10 στη δεύτερη κλάση (εκτός των περιπτώσεων αναφοράς σε μία μόνο κλάση χρηστών).

Σχήμα 12: Δίκτυο CDMA, μίας κυψέλης με 10 χρήστες

Το κέρδος του καναλιού κάθε χρήστη μοντελοποιείται ως εξής: , όπου  μεταβλητή με log-normal κατανομή, μηδενική μέση τιμή και μεταβλητότητα , η οποία αντιπροσωπεύει το φαινόμενο σκίασης,  η απόσταση των χρηστών από το σταθμό βάσης και α=4 ο εκθετικός παράγοντας εξασθένησης. Επιπλέον, η μέγιστη ισχύς εκπομπής είναι ,  και παρεμβολές .

| Parameter () | Value |
| --- | --- |
|  | 2 (Watt) |
| W | 106 (Hz) |
| I0 | 5*10-16 |
| a’ | 4 |

Πίνακας 1: Τιμές παραμέτρων προσομοιώσης

Παράλληλα, θεωρούμε δύο ομάδες χρηστών, οι οποίες διακρίνονται  με βάση το είδος της υπηρεσίας που επιθυμούν. Ανάλογα με την κλάση στην οποία ανήκει ο χρήστης, χαρακτηρίζεται και από διαφορετικές τιμές στις παραμέτρους που υπεισέρχονται στην πρωταρχική συνάρτηση ευχαρίστησης . Οι τιμές των παραμέτρων των δύο κλάσεων φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

| Users’ Class Characteristic | Class 1 (Voice) | Class 2 (Video Conference) |
| --- | --- | --- |
|  | 64 (Kbps) | 128 (Kbps) |
| MF | 10 (Kbps) | 10 (Kbps) |
| MT | 800 | 800 |
| AT | 48 | 112 |
|  | 6.6 (8.2 dB) | 7.3 (8.6 dB) |
|  | 8.25 (9.16 dB) | 8.9 (9.5 dB) |

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικές τιμές κάθε κλάσης χρηστών

Με βάση τα θεωρητικά αποτελέσματα για τις τιμές των σημείων καμπής των συναρτήσεων ευχαρίστησης των χρηστών, μελετούνται στη συνέχεια δύο διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης βασισμένα στη συνάρτηση απόδοσης . Στο πρώτο σενάριο (Σ1), θεωρείται Μ=500 και για αυτό ισχύει  και για τις δύο κλάσεις χρηστών, ενώ στο δεύτερο σενάριο (Σ2) ισχύει .

### Ιδιότητες σημείου ισορροπίας για το παίγνιο G κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη

Με σκοπό τη διαπίστωση της σύγκλισης του αλγορίθμου κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη στο σημείο ισορροπίας του Nash, μελετάται το δίκτυο σε περίοδο μίας χρονοσχισμής, όπου οι συνθήκες του καναλιού των χρηστών θεωρούνται σταθερές. Το κέρδος του καναλιού του χρήστη δίνεται από τη σχέση , , όπου  και . Συνεπώς, στο κανάλι των απομακρυσμένων χρηστών επικρατούν δυσμενέστερες συνθήκες.

Αρχικά, θεωρούμε μία μόνο κλάση χρηστών και παρατηρούμε ότι επιτυγχάνεται σύγκλιση της ισχύος εκπομπής κάθε χρήστη στην τιμή  στο σημείο ισορροπίας.

Σχήμα 13: Σύγκλιση P για μία κλάση χρηστών

Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε την προσομοίωση για δύο κλάσεις χρηστών και παρατηρούμε ότι η σύγκλιση της ισχύος παραμένει ανεπηρέαστη. Ωστόσο, όμως, παρατηρείται ότι οι πιο απομακρυσμένοι χρήστες έχουν την απαίτηση λόγω των δυσμενών συνθηκών του καναλιού τους να εκπέμψουν με τη μέγιστη δυνατή ισχύ εκπομπής, δηλαδή με . Άρα, η ισχύς εκπομπής  των χρηστών στο σημείο ισορροπίας εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στο κανάλι τη συγκεκριμένη χρονοσχισμή.

Σχήμα 14: Σύγκλιση P για μία δύο κλάσεις χρηστών

Παράλληλα, στόχος του αλγόριθμου προσομοίωσης είναι η επίτευξη του επιθυμητού ρυθμού μετάδοσης . Στο πρώτο σενάριο(Σ1) αναμένουμε ο ρυθμός μετάδοσης να κυμαίνεται πάντα μέσα στα επιθυμητά όρια και για τις δύο κλάσεις χρηστών.

Σχήμα 15: Ρυθμός εκπομπής για χρήστες με βηματική απόσταση 100m, Σ1(Μ=500)

Αντίθετα, στο δεύτερο σενάριο (Σ2), είναι πιθανό ο ρυθμός μετάδοσης να μη βρίσκεται μέσα στα επιθυμητά όρια. Η παραπάνω παρατήρηση φανερώνει την ισχύ του Θεωρήματος 2.

Σχήμα 16:  Ρυθμός εκπομπής για χρήστες με βηματική απόσταση 100m, Σ2(Μ=100)

Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι χειροτερεύοντας τις συνθήκες που επικρατούν στο κανάλι των χρηστών, αυξάνοντας την απόσταση τους από το σταθμό βάσης (αύξηση ), στο πρώτο σενάριο επιτυγχάνεται ο ρυθμός μετάδοσης να κυμαίνεται μέσα στα επιθυμητά όρια, ενώ αντίθετα στο δεύτερο σενάριο ο ρυθμός μετάδοσης των πιο απομακρυσμένων χρηστών είναι χαμηλότερος από το . Στα δύο σενάρια (Σ1), (Σ2) στην ακόλουθη προσομοίωση έχει θεωρηθεί βηματική απόσταση από το σταθμό βάσης  και .

Σχήμα 17: Ρυθμός εκπομπής για χρήστες με βηματική απόσταση 250m, Σ1(Μ=500)

Σχήμα 18: Ρυθμός εκπομπής για χρήστες με βηματική απόσταση 250m, Σ2(Μ=100)

Στης συνέχεια, μελετάμε τη διακύμανση της ευχαρίστησης  των χρηστών στα δύο διαφορετικά σενάρια, όταν αυτοί απέχουν από το σταθμό βάσης βηματική απόσταση 100m. Σημειώνεται ότι η ευχαρίστηση που λαμβάνουν οι χρήστες με ευνοϊκές συνθήκες στο κανάλι τους από το δίκτυο είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτούς με χαμηλό κέρδος καναλιού. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στο δεύτερο σενάριο (Σ2) η ευχαρίστηση που λαμβάνουν εν γένει οι χρήστες από το δίκτυο είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το πρώτο σενάριο.

Σχήμα 19: Ευχαρίστηση χρηστών για βηματική απόσταση 100m στο Σ1

Σχήμα 20: Ευχαρίστηση χρηστών για βηματική απόσταση 100m στο Σ2

Από τα σχήματα 14-20 παρατηρούμε ότι το σύνολο των απαιτούμενων επαναλήψεων για τη σύγκλιση του δικτύου στο σημείο ισορροπίας είναι 7-9 επαναλήψεις, ανάλογα με το εκάστοτε σενάριο και προσομοίωση. Το πλήθος αυτό των επαναλήψεων είναι αρκετά ικανοποιητικό και εφικτό να πραγματοποιηθεί στη διάρκεια μίας χρονοσχισμής, η οποία εξ ορισμού έχει πολύ μικρή χρονική διάρκεια (1,67ms). Επιπρόσθετα, από τη συσχέτιση των σχημάτων 15 και 19 παρατηρούμε ότι παρόλο που οι τιμές της ευχαρίστησης των χρηστών συγκλίνουν σε ορισμένες τιμές αναλογικά με την κατάσταση του καναλιού τους, ο ρυθμός μετάδοσης βρίσκεται πάντα μέσα στα επιθυμητά όρια, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς χρήστες στων οποίων το κανάλι επικρατούν δυσμενείς συνθήκες, δηλαδή στους χρήστες της κλάσης 2. Η τελευταία παρατήρηση αναδεικνύει την ικανότητα του αλγορίθμου κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη στην πρόληψη του φαινόμενου «near-far», αφού μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις και των πιο απομακρυσμένων χρηστών.

Στην επόμενη προσομοίωση θεωρούμε ότι οι χρήστες ισαπέχουν από το σταθμό βάσης, όπου , i=1,2….,N και αυξάνοντας το πλήθος των χρηστών παρατηρούμε ότι οι επαναλήψεις που χρειάζονται για να συγκλίνει ο αλγόριθμος αυξάνουν, παραμένοντας ωστόσο σε λογικά πλαίσια για τη διάρκεια μίας χρονοσχισμής.

Σχήμα 21: Πλήθος επαναλήψεων με σκοπό τη σύγκλιση του αλγορίθμου για διαφορετικό πλήθος χρηστών

### Εξισορρόπηση μεταξύ κατανάλωσης ισχύος και ρυθμοαπόδοσης

Στην ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στην εξισορρόπηση που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του αλγορίθμου κατανομής ισχύος στην άνω ζεύξη μεταξύ της απόδοσης των χρηστών εξεφρασμένης μέσω της ευχαρίστησής τους και της κατανάλωσης ισχύος, η οποία είναι συνάρτηση της κατάστασης των καναλιών των χρηστών. Για ευκολία στην ακόλουθη προσομοίωση έχει θεωρηθεί μία κλάση χρηστών, οι οποίοι έχουν θεωρηθεί ότι απέχουν ίσες αποστάσεις από τα σταθμό βάσης και ακολουθούν το πρώτο σενάριο(Μ=500).

Στα ακόλουθα σχήματα(Σχήματα 22-24) παρουσιάζεται η μέση κατανάλωση ισχύος(P), η μέση ευχαρίστηση (U) και ο μέσος ρυθμός μετάδοσης(R), όταν οι χρήστες απέχουν ίσες αποστάσεις από το σταθμό βάσης, δηλαδή ,. Τα ακόλουθα γραφήματα φανερώνουν ότι καθώς η απόσταση των χρηστών από το σταθμό βάσης αυξάνει, δηλαδή όσο το κανάλι των χρηστών χειροτερεύει, με σκοπό να διατηρηθεί ο ρυθμός μετάδοσης στα επιθυμητά όρια(Σχήμα 24) , αυξάνει η ισχύς εκπομπής των χρηστών(Σχήμα 22), με άμεσο αποτέλεσμα να μειώνεται η ευχαρίστησή τους(Σχήμα 23).

Σχήμα 22: Μέση κατανάλωση ισχύος σε σχέση με την απόσταση των χρηστών από το σταθμό βάσης.

Σχήμα 23: Μέση ευχαρίστηση σε σχέση με την απόσταση των χρηστών από το σταθμό βάσης.

Σχήμα 24: Μέσος ρυθμός μετάδοσης σε σχέση με την απόσταση των χρηστών από το σταθμό βάσης.

### Συσχέτιση μεταξύ εκπλήρωσης απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσιών χρηστών και σχήματος διαμόρφωσης

Σε αυτή την ενότητα μελετάμε το δίκτυο σε βάθος χρόνου, για 10000 χρονοσχισμές. Στην πρώτη προσομοίωση θεωρούμε βηματική απόσταση των χρηστών από το σταθμό βάσης , για  και . Προφανώς, οι συνθήκες των καναλιών των χρηστών χειροτερεύουν, όσο ο αύξων αριθμός τους μεγαλώνει. Επιπλέον, θεωρούμε ότι οι χρήστες 1 έως και 5 ανήκουν στην πρώτη κλάση, ενώ οι χρήστες 6-10 στη δεύτερη κλάση. Με σκοπό τη μελέτη της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της ικανοποίησης των απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσιών των χρηστών και του σχήματος διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται, το οποίο εκφράζεται μέσω της συνάρτησης απόδοσης f(γ), έχουν θεωρηθεί δύο διαφορετικά σχήματα διαμόρφωσης. Στο πρώτο σενάριο (Σ1) θέτουμε Μ=500. Συνεπώς το σημείο καμπής της πρωταρχικής συνάρτησης ευχαρίστησης και για τις δύο κλάσεις ικανοποιεί την ακόλουθη ανισότητα: ,. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το θεώρημα 2, αναμένουμε ο ρυθμός μετάδοσης για όλους τους χρήστες να είναι πάντα μεγαλύτερος από το κατώτερο όριο. Αντίθετα στο δεύτερο σενάριο (Σ2) θέτουμε Μ=100 και συνεπώς ισχύει για όλους τους χρήστες η ακόλουθη ανισότητα: ,. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο ρυθμός μετάδοσης θα κυμαίνεται στα επιθυμητά όρια και ότι θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των χρηστών σε ποιότητα υπηρεσίας, ακόμα και αν η ευχαρίστησή τους βελτιστοποιηθεί.

Στα σχήματα 25, 26 παρουσιάζεται για κάθε χρήστη η μέση ευχαρίστησή του  (U) και ο μέσος επιτεύξιμος ρυθμός μετάδοσης (R) αντίστοιχα, για τα δύο διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης. Αρχικά, παρατηρούμε ότι όσο χειροτερεύουν κατά μέσο όρο οι συνθήκες στο κανάλι των χρηστών, η μέση ευχαρίστηση των χρηστών μειώνεται (Σχήμα 25). Επιπλέον, από τα διαγράμματα διαφαίνεται ότι η επιλογή του σχήματος διαμόρφωσης έχει επιπτώσεις στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών. Πιο αναλυτικά, παρατηρούμε ότι στο πρώτο σενάριο ο ρυθμός μετάδοσης όλων των χρηστών είναι εντός των επιθυμητών ορίων, δηλαδή ισχύει , αφού για κάθε χρονοσχισμή ισχύει , ακόμα και για τους χρήστες της δεύτερης κλάσης. Αντίθετα όμως, η παραπάνω παρατήρηση δεν ισχύει στο δεύτερο σενάριο, όπου έχουμε θέσει Μ=100.

Σχήμα 25: Μέση ευχαρίστηση για χρήστες με βηματική απόσταση 250m

Σχήμα 26: Διακύμανση ρυθμού μετάδοσης για χρήστες με βηματική απόσταση 250m

Οι παραπάνω παρατηρήσεις αναδεικνύουν την ικανότητα του χρήστη να ελέγχει και να προσαρμόζει το σχήμα διαμόρφωσης που χρησιμοποιεί, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεών του σε ποιότητα υπηρεσίας(QoS). Επιπλέον, μετά τον πρωταρχικό προσδιορισμό της συνάρτησης ευχαρίστησης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του χρήστη σε ποιότητα υπηρεσιών, η επιλογή του σχήματος διαμόρφωσης από το χρήστη πρέπει να βρίσκεται πάντα σε αρμονία με τα κριτήρια του θεωρήματος 2, με σκοπό όχι μόνο να μεγιστοποιήσει τη συνολική απόδοσή του, αλλά και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του σε ποιότητα υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται για κάθε χρήστη η μέση ευχαρίστησή του(U), η μέση κατανάλωση ισχύος (P) και ο μέσος επιτεύξιμος ρυθμός μετάδοσης(R) αντίστοιχα, για τα δύο διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης και για βηματική απόσταση των χρηστών  για  και . Σε αυτή την προσομοίωση παρατηρούμε ότι η ισχύς εκπομπής των χρηστών είναι σχετικά μικρότερη από τους χρήστες που απέχουν βηματική απόσταση 250m. Αυτό εξάγεται από το γεγονός ότι η κατάσταση του καναλιού των χρηστών εξαρτάται από την απόστασή τους από το σταθμό βάσης. Επιπλέον, συγκριτικά με την προηγούμενη προσομοίωση (Σχήματα 25,26) συμπεραίνεται ότι ο μέσος ρυθμός μετάδοσης των χρηστών(Σχήμα 26) κυμαίνεται στα επιθυμητά όρια, όταν το κέρδος των χρηστών είναι υψηλό, δηλαδή οι συνθήκες του καναλιού τους είναι ευνοϊκές και για τα δύο σενάρια και για τις δύο ομάδες χρηστών. Όταν όμως το κέρδος του καναλιού των χρηστών χειροτερεύει, δηλαδή για βηματική απόσταση 250m από το σταθμό βάσης, τότε οι ιδιαίτερα απομακρυσμένοι χρήστες (στην προηγούμενη προσομοιώση ο τελευταίος χρήστης) στο δεύτερο σενάριο δεν επιτυγχάνουν μέσο ρυθμό μεταδοσης εντός των επιθυμητών ορίων. Αντίθετα, στο πρώτο σενάριο όλοι οι χρήστες κυμαίνονται εντός των επιθυμητών ορίων, δηλαδή . Προφανώς, αν αυξηθεί το βήμα της απόστασης των χρηστών από το σταθμό βάσης ακόμα περισσότερο, οι χρήστες των οποίων ο ρυθμός μετάδοσης δεν κυμαίνεται μέσα στα επιθυμητά όρια θα αυξηθεί.

Σχήμα 27: Μέση ευχαρίστηση για χρήστες με βηματική απόσταση 100m

Σχήμα 28: Μέση κατανάλωση ισχύος για βηματική απόσταση 100m

Σχήμα 29: Διακύμανση ρυθμού μετάδοσης για χρήστες με βηματική απόσταση 100m

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

_____________________________________________________________________

5.1 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

5.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

_____________________________________________________________________

## 5.1 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε το πρόβλημα της αποδοτικής κατανομής των πόρων του συστήματος στην άνω ζεύξη ενός ασύρματου δικτύου CDMA, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις ποιότητας των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Το πρόβλημα διαμορφώθηκε και επιλύθηκε ως ένα παίγνιο, ενώ παρουσιάστηκε ένας κατανεμημένος αλγόριθμος (UPC algorithm), χαμηλής πολυπλοκότητας, ο οποίος προσδιορίζει το σημείο ισορροπίας κατά Nash του παιγνίου. Παράλληλα, υιοθετήθηκε από τον τομέα των οικονομικών επιστημών, η συνάρτηση ευχαρίστησης. Η συνάρτηση ευχαρίστησης διευκολύνει τη διατύπωση ευέλικτων αλγορίθμων ευκαιριακής δρομολόγησης για την κατανομή των πόρων του δικτύου. Με την εισαγωγή αυτής της νέας ιδέας, είναι δυνατόν να εκφρασθεί η ποικιλομορφία που επικρατεί ανάμεσα στις απαιτήσεις πολλών χρηστών που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το δίκτυο και η ελαστικότητά τους ως προς τις προσφερόμενες σε αυτούς υπηρεσίες. Η συνάρτηση ευχαρίστησης (utility function) εκφράζει την ευχαρίστηση που λαμβάνει ο χρήστης σε σχέση με την ποιότητα υπηρεσιών που του προσφέρεται από το δίκτυο. Με τη χρήση της μπορούμε να μοντελοποιήσουμε την απόδοση ενός συνόλου χρηστών με διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα υπηρεσιών σε ένα δίκτυο, μέσω ομογενών συναρτήσεων.

Με την ανάλυση που ακολουθήθηκε, αποδείχθηκε η ανταλλαγή που υπάρχει μεταξύ της ευχαρίστησης των χρηστών, της κατανάλωσης ενέργειας και των περιορισμών από τις απαιτήσεις των χρηστών και προσδιορίστηκαν οι συγκεκριμένες συνθήκες που πρέπει να ισχύουν, ώστε να πραγματοποιείται η ικανοποίηση των χρηστών. Επιπλέον, ελέγχθηκε η αποδοτικότητα του αλγορίθμου, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών σε ποιότητα υπηρεσιών και να μεγιστοποιεί την ευχαρίστησή τους.

Η  έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτόνομων ασύρματων δικτύων, στα οποία κάθε χρήστης θα διαθέτει μηχανισμούς για να ελέγχει και να μεγιστοποιεί την ευχαρίστηση που λαμβάνει από το δίκτυο με βάση την προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών. Παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το σχήμα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης που χρησιμοποιεί ώστε να επιτυγχάνει τον επιθυμητό ρυθμό μετάδοσης και συνεπαγωγικά να είναι εφικτή η ικανοποιητική εξυπηρέτησή του από το δίκτυο στο οποίο ανήκει την εκάστοτε χρονική στιγμή.

## 5.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στη συγκεκριμένη έρευνα εστιάσαμε σε υπηρεσίες πραγματικού χρόνου και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών εισάγοντας τη συνάρτηση ευχαρίστησης. Στηριζόμενοι σε αυτή την εργασία μπορούμε να αναπτύξουμε παρόμοια θεωρία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών υπηρεσιών μη πραγματικού χρόνου, εκφράζοντας την ικανοποίηση που λαμβάνουν από το δίκτυο μέσω της συνάρτησης ευχαρίστησης. Επιπρόσθετα, είναι δυνατό να εκφράσουμε ενιαία θεωρία για ένα ασύρματο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, το οποίο εξυπηρετεί χρήστες πραγματικού και μη πραγματικού χρόνου. Επιπλέον, είναι εφικτό να εκφράσουμε με ενιαίο τρόπο, μέσω της κανονικοποιημένης συνάρτησης ευχαρίστησης, την ικανοποίηση που λαμβάνει ο χρήστης, όταν αυτός είναι πιθανό να αλλάζει δίκτυο, για παράδειγμα από ενσύρματο σε ασύρματο, με σκοπό να εξυπηρετηθεί.	Η ενιαία έκφραση με κανονικοποιημένο τρόπο της ευχαρίστησης που λαμβάνει ένας χρήστης από το σύνολο των δικτύων(ασύρματων και ενσύρματων) που τον εξυπηρετούν είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι μπορεί να βρεθεί στην πλεονεκτική θέση της επιλογής του συνδυασμού δικτύων που τον εξυπηρετούν.														    ■

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] 	Sem Borst, Phil Whiting, “Dynamic Rate Control Algorithms for HDR Throughput Optimization”, Bell Laboratories, Lucent Technologies.

[2]	M. Andrews, L. Qian, A. Stolyar, Optimal utility based multi-user throughput allocation subject to throughput constraints, in Proc. of IEEE INFOCOM ‘05, vol. 4, pp. 2415-2424, March 2005.

[3]	P. Bender, P. Black, M. Grob, R. Padovani, N. Sindhushyana, and S. Viterbi, "CDMA/HDR: a bandwidth efficient high speed wireless data service for nomadic users" , IEEE Communications Magazine, vol.38, no.7 pp. 1-10, Jul 2000.

[4]	X. Liu, E.K.P. Chong, and N.B. Shroff, "Opportunistic transmission scheduling with resource-sharing constraints in wireless networks," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol.19, no.10, pp. 2053-2064, Oct. 2001.

[5]	X. Liu, E. Chong, and N. Shroff, “A framework for opportunistic scheduling in wireless networks,” Computer Networks, vol. 41, pp. 451–474, March 2003.

[6]	J.-W. Lee, R. R. Mazumdar, N. B. Shroff, Opportunistic Power Scheduling for     Dynamic Multi-server Wireless Systems, IEEE Trans. on Wireless Commun., vol.5, no.6, pp. 1506-1515, June 2006.

[7]	T. Kastrinogiannis, S. Papavassiliou, K. Kastrinogiannis, D. Soulios, A Utility-Based Resource Allocation Approach for the Downlink in CDMA Wireless networks with Multimedia Services, in Proc. of the 18th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2007), pp.1-5, Sept. 2007.

[8]	J.-W. Lee, R. R. Mazumdar, N. B. Shroff, Joint resource allocation and base-station assignment for the downlink in CDMA networks, IEEE/ACM Transaction on Networking, vol. 14, no. 1, pp. 1-7, Feb. 2006.

[9]	Chengzhou Li and Symeon Papavassiliou, “Joint Throughput Maximization and Fair Scheduling in Uplink DS-CDMA Systems”, in Proc. 2004 IEEE Sarnoff Symposium on Advances in Wired and Wireless Communications, pp. 193-196, April 2004.

[10]	F. Meshkati, H. V. Poor, S. C. Schwartz, R. Balan, Energy-Efficient Resource Allocation in Wireless Networks with Quality-of-Service Constraints, preprint, Princeton University, 2005.

[11]	F. Meshkati, H. V. Poor, S. C. Schwartz, A Non-Cooperative Power Control Game in Delay-Constrained Multiple-Access Networks, Proc. of the IEEE International Symp. on Info. Theory (ISIT), Adelaide, Australia, September 2005.

[12]	 F. Meshkati, A. J. Goldsmith, H. V. Poor, S. C. Schwartz, A Game-Theoretic Approach to Energy-Efficient Modulation in CDMA Networks with Delay Constraints, Proc. of IEEE Radio and Wireless Symposium, pp.11-14, January 2007.

[13]	Tobias Harks, Utility Proportional Fair Bandwidth Allocation: An Optimization Oriented Approach, In Proc. of QoS in Multiservice IP Networks, Springer LNCS 3375, pp. 61-74, Catania, Italy, 2005.

[14]	 P. Hande, S. Zhang, M. Chiang, Distributed Rate Allocation for Inelastic Flows, IEEE/ACM Trans. on Networking, Vol. 15 no. 6, pp. 1240-1253 Dec. 2007.

[15]	X. Duan, Z. Niu, J. Zheng, Utility optimization and fairness guarantees for multimedia traffic in the downlink of DSCDMA systems, in Proc. of Global Telecom. Conf., 2003 (GLOBECOM ‘03), vol.2, no.2, pp. 940-944, 1-5 Dec. 2003.

[16]	 X. Duan, Z. Niu, J. Zheng, A Dynamic Utility-Based Radio Resource Management Scheme for Mobile Multimedia DSCDMA Systems, in Proc. IEEE Global Telecom. Conf. 2002 (GLOBECOM’02), Taipei, Taiwan, pp. 1-10, Nov. 2002.

[17] 	T. Kastrinogiannis, S. Papavassiliou, Probabilistic Short-term Delay and Throughput Requirements of Multimedia Services in High Throughput Wireless Networks, in Proc. of IEEE Sarnoff Symposium on Advances in Wired and Wireless Communications, April 2007.

[18] 	S. Shenker, Fundamental design issues for the future Internet, IEEE J. Sel. Areas Com., vol. 13, pp. 1176–1188, 1995.

[19]	J. F. Nash, Non-Cooperative Games, Ann. Math., vol. 54, pp. 289-295, 1951.

[20]	V. Rodriguez, An analytical foundation for resource management in wireless communication, in Proc. of IEEE Global Telecom. Conf. 2003 (GLOBECOM ‘03), vol.2, no.2, pp. 898-902, 1-5 Dec. 2003.

# Text boxes

Actual Throughput Utility

γ

γ

0

0