|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος |
| --- | --- |

Εφαρμογή του μοντέλου DER-CAM για διεσπαρμένη παραγωγή με μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού και επίδραση της φορολογίας άνθρακα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ευδοκία Ν. Καφφέ

Επιβλέπων:	Νικόλαος Δ. Χατζηαργυρίου

Καθηγητής Ε.Μ.Π

Ανέστης Αναστασιάδης

Υ.Δ. Ε.Μ.Π

.

Αθήνα, Απρίλιος 2009

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος |
| --- | --- |

Εφαρμογή του μοντέλου DER-CAM για διεσπαρμένη παραγωγή με μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού και επίδραση της φορολογίας άνθρακα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ευδοκία Ν. Καφφέ

Επιβλέπων: Νικόλαος Δ. Χατζηαργυρίου

Καθηγητής ΕΜΠ

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 7η Απριλίου 2009.

Αθήνα, Απρίλιος 2009

……………………

Ευδοκία Ν. Καφφέ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Ευδοκία Καφφέ, 2009.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή περιγράφεται μια έρευνα για την προοπτική του συνδυασμού συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με τοπική ηλεκτρική παραγωγή για την παροχή ηλεκτρικού, θέρμανσης και ψύξης στους καταναλωτές. Αυτή η έρευνα στη διασπαρμένη ενεργειακή παραγωγή βασίζεται στη θεωρία του μικροδικτύου, ενός ημιαυτόνομου συνόλου πηγών παραγωγής ισχύος που τοποθετούνται και λειτουργούν προς όφελος των μελών του συνόλου. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, αναπτύχθηκε ένα υποθετικό μικροδίκτυο για να εξεταστεί το οικονομικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης συμπαραγωγής για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του. Το μικροδίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο πελατών που εγκαθιστούν ένα συνδυασμό πηγών με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους. Θα μπορούσε να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ευρύτερο δίκτυο ισχύος ή μακροδίκτυο αλλά σε αυτήν την εργασία, όπως γίνεται συνήθως, υποτίθεται ότι είναι συνδεδεμένα μέσω ηλεκτρονικών ισχύος. Το μικροδίκτυο μπορεί να αποκτήσει ενέργεια και βοηθητικές, δευτερεύουσες υπηρεσίες, μέσω αγοράς από τον κεντρικό παροχέα που είναι η υπηρεσία κοινής ωφέλειας.

Μια προηγούμενη μελέτη του εργαστηρίου του Berkeley οδήγησε στη δημιουργία του  Distributed Energy Resources Customer Adoption Model (DER-CAM), ενός εργαλείου λογισμικού που βελτιστοποιεί τις εφαρμογές τεχνολογιών διεσπαρμένης παραγωγής για την ελαχιστοποίηση του κόστους για ένα συγκεκριμένο πελάτη. Βάσει των δεδομένων που εισάγουμε, τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρικά φορτία και τεχνοοικονομικές προδιαγραφές του εξοπλισμού DER, το DER-CAM καθορίζει το βέλτιστο συνδυασμό τεχνολογιών κι ένα στοιχειώδες πρόγραμμα λειτουργίας που απαιτείται για την κάλυψη των ηλεκτρικών φορτίων του πελάτη με τον πιο οικονομικό τρόπο.

Η ένταξη συμπαραγωγής στη μελέτη αποτελεί μια πρόσφατη εξέλιξη. Μπορεί να αυξήσει πολύ σημαντικά την απόδοση του συστήματος μέχρι και στο 80%, μια δραματική βελτίωση σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας χωριστά που συνήθως έχει αποδόσεις γύρω στο 45% (DOE 2001). Η αυξημένη, λόγω συμπαραγωγής, απόδοση είναι το αποτέλεσμα της κάλυψης των θερμικών φορτίων από την απόβλητη θερμότητα που εκπέμπεται από την παραγωγή ηλεκτρισμού. Συνεπώς, πελάτες με μεγάλα θερμικά φορτία και υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικού θα είχαν σημαντικό κέρδος από την επένδυση σε ένα σύστημα συμπαραγωγής. Σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση συμπαραγωγής προσφέρει τέτοιο οικονομικό όφελος που κάνει την υιοθέτηση τεχνολογιών DER ελκυστική ακόμα και σε πελάτες που διαφορετικά δε θα είχαν κίνητρο να συμμετάσχουν στο μικροδίκτυο. Επιπλέον, στη μελέτη  εντάσσεται η φορολογία εκπομπών άνθρακα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο, που στοχεύει στην υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνολογιών από τον πελάτη για τη μείωση των εκπομπών.

Για να καταστεί δυνατή η ανάλυση της αποτελεσματικότητας της εγκατάστασης τεχνολογιών DER και CHP (Combined Heat & Power), σε συνάρτηση πάντα με τους φόρους άνθρακα, το DER-CAM επεκτάθηκε για να περιλαμβάνει και τα θερμικά συστήματα του μικροδικτύου. Η εκδοχή του DER-CAM που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης καθορίζει το βέλτιστο και οικονομικότερο συνδυασμό τεχνολογιών για την κάλυψη όχι μόνο των αναγκών ισχύος, αλλά και των θερμικών και ψυκτικών αναγκών.

Οι διαθέσιμες στο μικροδίκτυο τεχνολογίες, είναι τεχνολογίες διασπαρμένης παραγωγής για παραγωγή ηλεκτρισμού, που περιλαμβάνουν εμβολοφόρους κινητήρες, μικροτουρμπίνες, κυψέλες καυσίμου και φωτοβολταϊκά πάνελ, και τεχνολογίες συμπαραγωγής, που αιχμαλωτίζουν την απόβλητη θερμότητα για την κάλυψη των θερμικών φορτίων του μικροδικτύου. Αυτά τα θερμικά φορτία περιλαμβάνουν τη θέρμανση των χώρων και του νερού, καθώς και την ψύξη του κτιρίου και άλλα ψυκτικά φορτία που μπορούν να καλυφθούν από τη μετατροπή της απόβλητης θερμότητας σε ψύξη με εναλλάκτες θερμότητας.

Εξετάστηκαν τρία διαφορετικά σενάρια για να καθοριστεί η επίδραση της ένταξης συμπαραγωγής στο μικροδίκτυο. Το πρώτο είναι το βασικό, στο οποίο το μικροδίκτυο μοντελοποιείται χωρίς εγκατάσταση DER, δηλαδή δεν έχει επιλογές για την κάλυψη του φορτίου του παρά μόνο μέσω της αγοράς ισχύος από την εταιρία παροχής. Αυτό το βασικό σενάριο αντιπαρατίθεται στα δύο άλλα που επιτρέπουν την εγκατάσταση DER, η διαφορά των οποίων είναι ότι το δεύτερο σενάριο δεν επιτρέπει τη χρήση τεχνολογιών συμπαραγωγής, όπως κάνει το τρίτο. Τα αποτελέσματα των σεναρίων αυτών καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία τους παρουσιάζονται στην εργασία αυτή.

Λέξεις – κλειδιά:  μικροδίκτυο, διασπαρμένη παραγωγή, συμπαραγωγή, πρωτόκολλο Κιότο, φόροι άνθρακα, DER-CAM

Abstract

This essay examines the development of an economic model of customer adoption of distributed energy resources (DER) with combined heat and power (CHP) applications for on-site generation. The research on DER generation is based on the concept of microgrid, a semi-autonomous set of generators that are installed and operate for the benefit of the members of the grid. In this project, a theoretical microgrid was developed to examine the economic influence of installing DER and CHP applications to cover its energy demand. The microgrid consists of several clients that install a combination of generators aiming to minimize their cost. It can potentially operate independently to the wider power grid or microgrid, but for the purposes of this project, as it is common, the assumption is made that it is connected to the macrogrid through power electronics. The microgrid can purchase energy and auxiliary services through the central provider which is the distribution company.

A previous report of Berkeley lab has contributed to the creation of the Distributed Energy Resources Customer Adoption Model (DER-CAM), a computerized system that can optimize the DER technologies that shall be adopted, aiming towards minimizing the cost for a specific client. Based on the imported data, which include electrical loads and technological and economical specifications of the DER equipment, DER-CAM determines the optimal combination of technologies and a standard operating procedure (SOP) that is necessary in order to cover the client’s electrical load in the most cost-efficient approach.

The incorporation of CHP in this study is a recent update. It can significantly increase the system’s efficiency up to 80%, a dramatic improvement in comparison to the separate production of power and heat, which usually has efficiencies of up to 45% (DOE 2001). The increased due to CHP efficiency is the result of covering the heating loads, with the use of the heat wastage produced during electricity generation. Hence, clients with high heating loads and electricity consumption would benefit significantly of investing on a combined heat and power system. The use of CHP often offers such economical benefits that make DER technology adoption appealing to clients that otherwise would never consider entering the microgrid. Furthermore, the carbon emissions taxation, dictated by the Kyoto Protocol, is integrated in this study, aiming to the adoption of technologies appropriate for the reduction of carbon emissions.

In order to analyze the efficiency of installing DER and CHP technologies, with carbon emissions always taken into consideration, DER-CAM has evolved to also include the heating systems of the microgrid. The DER-CAM code created during this study determines the optimal combination of technologies to meet not only all the power, but all the heating and cooling needs of the client as well.

The available to the microgrid technologies are DER technologies for electricity generation including reciprocating engines, microturbines, fuel cells and photovoltaic panels and CHP technologies, which capture the heat wastage to cover the heating loads of the microgrid. These heating loads include space and water heating, the building’s cooling, as well as other cooling loads that can be covered through the conversion of heat wastage into refrigeration through heat exchangers.

Three different scenarios have been examined in order to determine the effects of introducing CHP to the microgrid. The first scenario, in which the microgrid is designed without any DER installation is the basic one – the only option for the microgrid to meet its loads is through purchasing power from the distribution company. This basic scenario is set into comparison to the two other scenarios that allow DER adoption, in-between which the only difference is that the second does not allow the use of CHP equipment where the third one does. The results of these scenarios as well as the conclusions to which we were lead are presented in this study.

Key – words: microgrid, distributed energy resources, DER, combined heat and power, CHP, Kyoto Protocol, carbon emissions, DER-CAM

Πρόλογος

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι στο μέλλον τα ενεργειακά προβλήματα θα αυξηθούν δραματικά. Η εξάντληση των ορυκτών πόρων, η διαρκώς αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου και η λειψυδρία που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών εργοστασίων είναι κάποιες σημαντικές ενδείξεις. Οι σημερινές ενεργειακές ανάγκες δε μπορούν πια να καλυφθούν από το παραδοσιακό, συγκεντρωτικό σύστημα παραγωγής. Η αυξημένη ζήτηση για αποδοτικότητα, ασφάλεια, σταθερότητα και τοπικό έλεγχο της ποιότητας και της αξιοπιστίας της ισχύος υποδηλώνουν την ανάγκη τροποποίησης του συστήματος αυτού. Ταυτόχρονα, οι τεχνολογίες που απαιτούνται για αυτή τη μετατροπή αποκτούν σταδιακά υπόσταση εξελισσόμενες διαρκώς. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Ευχαριστίες

Η παρούσα εργασία αποτελεί τη Διπλωματική μου Εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ υπό την επίβλεψη του καθηγητή του τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος Νικόλαου Δ. Χατζηαργυρίου, στον οποίο οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες τόσο για την ανάθεση της εργασίας όσο και για τη γενικότερη συμβολή του στη συνέχεια των σπουδών μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο.		Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ανέστη Αναστασιάδη, για τη βοήθεια, τις πολύτιμες συμβουλές, την υποστήριξη και την καθοδήγηση που μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας.								Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου και την οικογένεια μου που με στήριζαν και με συμβούλευαν σε κάθε βήμα της φοιτητικής μου ζωής. Ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να ανταποδίδω σε ένα μικρό βαθμό όλους τους κόπους που έκαναν για μένα.

Αθήνα, Απρίλιος 2009

Περιεχόμενα

Περίληψη	5

Abstract	7

Πρόλογος	9

Ευχαριστίες	10

Περιεχόμενα	11

Κατάλογος Διαγραμμάτων	13

Κατάλογος Πινάκων	14

1.	Θεωρητική Προσέγγιση	15

1.1	Certs	15

1.2	Διασπαρμένη Παράγωγη	15

1.2.1	Εισαγωγή	15

1.2.2	Τύποι των τεχνολογιών DER	16

1.2.3	Χαρακτηριστικά των τεχνολογιών DER	20

1.2.4	Οικονομικά χαρακτηριστικά των DER	22

1.3	Μικροδίκτυο	25

1.4	Συμπαραγωγή	28

1.4.1	Συστήματα τηλεθέρμανσης	29

1.4.2	Βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές	30

1.4.3	Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα	31

1.4.4	Τεχνολογίες συμπαραγωγής	32

1.4.4	Η συμπαραγωγή στην Ελλάδα	33

1.5	DER – CAM	35

1.5.1	Ιστορικά στοιχεία λογισμικού	35

1.5.2	Περιορισμοί του μοντέλου	36

1.5.3	Προσέγγιση από τη συγκεκριμένη εργασία	38

2.	Τεχνολογίες	40

2.1	 DER – Διασπαρμένης Παραγωγής	40

2.1.1	Ντιζελογεννήτριες	40

2.1.2	Γεννήτριες φυσικού αερίου	41

2.1.3	Μικροτουρμπίνες	41

2.1.4	Κυψέλες καυσίμου	43

2.1.5	Φωτοβολταϊκά	44

2.2	Συμπαραγωγής	50

2.2.1	Εναλλάκτες θερμότητας	51

2.2.2	Ψύκτες απορρόφησης	51

3.	Εκπομπές Άνθρακα	54

3.1	Φαινόμενο του Θερμοκηπίου	54

3.1.1	Τα αέρια του θερμοκηπίου	55

3.1.1.1	Υδρατμοί	55

3.1.1.2	Διοξείδιο του άνθρακα	55

3.1.1.3	Μεθάνιο	56

3.1.1.4	Μονοξείδιο του αζώτου	56

3.1.1.5	Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (Φρέον)	57

3.1.2	Μέτρηση των αερίων του θερμοκηπίου	57

3.1.3	Η Τάση της θέρμανσης	59

3.1.4	Δράσεις για τον περιορισμό των αλλαγών	60

3.1.4.1	Το Πρωτόκολλο του Κιότο	60

3.1.4.2	Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	62

3.1.4.3	Η κατάσταση στην Ελλάδα	64

3.2	Προσέγγιση από τη συγκεκριμένη εργασία	64

4.	Εισαγωγή Δεδομένων	65

4.1	Περιγραφή του πελάτη	65

4.2	Δεδομένα της αγοράς	70

5.	Μαθηματικό Μοντέλο	72

5.1	Gams	72

5.2	Περιγραφή του μοντέλου	72

5.2.1	Σενάρια	73

5.2.2	Είσοδος – Έξοδος του μοντέλου	74

5.3	Μαθηματική φόρμουλα	75

5.3.1	Διευκρινίσεις	75

5.3.2	Ορισμός παραμέτρων και μεταβλητών	75

5.3.3	Σχηματισμός του προβλήματος	78

5.3.4	Εξισώσεις	78

5.3.4.1	Αγοράζει την ισχύ από την εταιρία διανομής βάσει της προκαθορισμένης τιμολόγησης της εταιρίας παροχής	78

5.3.4.2	Αγοράζει την ισχύ σε καθορισμένη τιμή ( CalPX ή Fixed Rate)	82

6.	Αποτελέσματα	83

6.1	Κόστος	84

6.2	Παραγωγή	90

6.2.1	Εγκαταστημένες τεχνολογίες	90

6.2.2	Παραγωγή εγκαταστημένων τεχνολογιών	91

6.2.2.1	Ηλεκτρική Παραγωγή	91

6.2.2.2	Θερμική Παραγωγή	92

6.3	Φόροι Άνθρακα	93

7.	Συμπεράσματα	97

Επίλογος	99

Βιβλιογραφία	100

Παράρτημα Α – Κώδικας GAMS	101

Κατάλογος Διαγραμμάτων

Διάγραμμα 1: Συχνότητα χρησιμοποίησης τεχνολογιών DER	19

Διάγραμμα 2: Συμπαραγωγή ανά τομέα στην Ελλάδα	34

Διάγραμμα 3: Γραφική αναπαράσταση του DER-CAM	36

Διάγραμμα 4: Εκπομπές CO2 (ανά χώρα) από την παραγωγή ενέργειας και σχετικούς με αυτή τομείς	61

Διάγραμμα 5: Μέσο ηλεκτρικό φορτίο	66

Διάγραμμα 6: Μέσο φορτίο φυσικού αερίου	66

Διάγραμμα 7: Ηλεκτρικό φορτίο καθημερινής Ιανουαρίου	67

Διάγραμμα 8: Ηλεκτρικό φορτίο καθημερινής Ιουλίου	67

Διάγραμμα 9: Φορτίο φυσικού αερίου καθημερινής Ιανουαρίου	68

Διάγραμμα 10: Φορτίο φυσικού αερίου καθημερινής Ιανουαρίου	68

Διάγραμμα 11: Τύποι Ημερών	69

Διάγραμμα 12: Συνολικό κόστος	84

Διάγραμμα 13: Μέση τιμή κόστους kWh	85

Διάγραμμα 14: Πωλήσεις στο δίκτυο	86

Διάγραμμα 15: Πωλήσεις στο δίκτυο (% συνολικού κόστους)	86

Διάγραμμα 16: Αγορά ενέργειας από το δίκτυο – τιμολόγιο	87

Διάγραμμα 17: Αγορά ενέργειας από το δίκτυο – PX τιμή	88

Διάγραμμα 18: Αγορά φυσικού αερίου από το δίκτυο	88

Διάγραμμα 19: Κόστος αυτοπαραγωγής	89

Διάγραμμα 20: Εγκαταστημένες τεχνολογίες για DER χωρίς CHP	90

Διάγραμμα 21: Εγκαταστημένες τεχνολογίες για DER χωρίς CHP	90

Διάγραμμα 22: Παραγωγή ηλεκτρισμού για DER με CHP με τιμολόγιο – Ιαν.  peak	91

Διάγραμμα 23: Παραγωγή ηλεκτρισμού για DER με CHP με τιμολόγιο – Ιουν.  peak	91

Διάγραμμα 24: Θερμική παραγωγή για σενάριο DER με CHP με τιμολόγιο – Ιαν.  peak	92

Διάγραμμα 25: Θερμική παραγωγή για σενάριο DER με CHP με τιμολόγιο – Ιουν.  peak	92

Διάγραμμα 26: Φόροι άνθρακα ($)	93

Διάγραμμα 27: Φόροι άνθρακα (% συνολικού κόστους)	93

Διάγραμμα 28: Επίδραση φορολογίας άνθρακα στο συνολικό κόστος	94

Διάγραμμα 29: Συνολικές εκπομπές άνθρακα	94

Διάγραμμα 30: Επίδραση τιμής φόρου άνθρακα στο συνολικό κόστος	95

Διάγραμμα 31: Επίδραση τιμής φόρου άνθρακα στη συνολική εγκαταστημένη ισχύ	95

Διάγραμμα 32: Επίδραση τιμής φόρου άνθρακα στις συνολικές εκπομπές	96

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1: Τεχνολογίες DER	19

Πίνακας 2: Κόστος εξοπλισμού DER	23

Πίνακας 3: Τύποι κυψελών καυσίμου	44

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά τεχνολογιών DER	50

Πίνακας 5: Δεδομένα τεχνολογιών DER	53

Πίνακας 6: Περιγραφή του μικροδικτύου OAKS	65

Πίνακας 7: Τιμές προμήθειας φυσικού αερίου ανά μήνα	70

Πίνακας 8: Δεδομένα καυσίμων	70

Πίνακας 9: Χρεώσεις ισχύος και ενέργειας	70

Πίνακας 10: Τιμές PX σε $/MWh	71

Πίνακας 11: Ηλιακή Έκθεση	71

Πίνακας 12: Παράμετροι εισόδου	77

Πίνακας 13: Μεταβλητές εισόδου	77

Πίνακας 14: Τρόποι χρέωσης	83

Πίνακας 15: Συνολικό κόστος	84

Πίνακας 16: Μέση τιμή κόστους kWh	85

Πίνακας 17: Πωλήσεις στο δίκτυο	85

Πίνακας 18: Αγορά ενέργειας από το δίκτυο - τιμολόγιο	87

Πίνακας 19: Αγορά ενέργειας από το δίκτυο – PX τιμή	87

Πίνακας 20: Αγορά φυσικού αερίου από το δίκτυο	88

Πίνακας 21: Κόστος επενδύσεων αυτοπαραγωγής	89

Πίνακας 22: Μεταβλητό κόστος αυτοπαραγωγής	89

Πίνακας 23: Φόροι άνθρακα	93

1.	Θεωρητική Προσέγγιση

1.1	Certs

Ο οργανισμός για τεχνολογικές λύσεις ηλεκτρικής αξιοπιστίας - CERTS (Consortium for electric reliability technology solutions) ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων μεθόδων, εργαλείων και τεχνολογιών για την προστασία και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστήματος ισχύος των Η.Π.Α. και της αποδοτικότητας ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρισμού. Το ηλεκτρικό σύστημα των Η.Π.Α. βρίσκεται στα μέσα μιας ουσιαστικής μετάβασης από μια κεντρικά σχεδιασμένη και ελεγχόμενη δομή σε μία που θα βασίζεται στις ανταγωνιστικές δυνάμεις της αγοράς για τη διαχείριση των επενδύσεων και των λειτουργιών. Μια ανάλογη τροποποίηση αποτελεί πρόκληση και για τους χειριστές του ελληνικού συστήματος οι οποίοι θα κληθούν να διατηρήσουν την αξιοπιστία του δικτύου και να υποστηρίξουν οικονομικές μεταφορές ισχύος καθώς η δομή της βιομηχανίας θα αλλάζει και οι κανόνες της αγοράς θα εξελίσσονται.

Το όραμα του CERTS [1] είναι:

- η μετατροπή του ηλεκτρικού δικτύου σε ένα έξυπνο δίκτυο που θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται αυτόματα σε ροές ισχύος που αλλάζουν συνεχώς και σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

- η βελτίωση της αξιοπιστίας μέσω μηχανισμών της αγοράς

- η ανάθεση στους πελάτες της διαχείρισης της ενεργειακής τους κατανάλωσης απαντώντας στα σημάδια της αγοράς

- η εισαγωγή διεσπαρμένων τεχνολογιών για την υποστήριξη των αναγκών αξιοπιστίας τόσο του δικτύου όσο και των ανεξάρτητων πελατών.

1.2	Διασπαρμένη Παράγωγη

1.2.1	Εισαγωγή

Οι αυξημένες απαιτήσεις από το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ισχύος σε συνδυασμό με περιστατικά έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας, προβλήματα ποιότητας ισχύος, συνεχόμενα blackout και απότομες αυξήσεις των τιμών έχουν οδηγήσει πολλούς πελάτες του οργανισμού παροχής, δηλαδή του μακροδικτύου, στην αναζήτηση άλλων πηγών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τεχνολογίες διασπαρμένης παραγωγής (Distributed Energy Resources - DER), δηλαδή πηγές παραγωγής ισχύος μικρής κλίμακας που βρίσκονται κοντά στο μέρος που χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια (δηλαδή ένα σπίτι ή μια επιχείρηση), προσφέρουν μια εναλλακτική και βελτιωμένη έκδοση του παραδοσιακού δικτύου ηλεκτρικής ισχύος.

Η διασπαρμένη παραγωγή είναι μια ταχύτερη και πιο οικονομική επιλογή σε σχέση με την κατασκευή μεγάλων, κεντρικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και γραμμών διανομής υψηλής τάσης. Προσφέρει στους καταναλωτές την προοπτική μικρότερου κόστους, μεγαλύτερη αξιοπιστία υπηρεσιών, καλύτερη ποιότητα ισχύος, αυξημένη ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή ανεξαρτησία. Η χρήση ανανεώσιμων τεχνολογιών διασπαρμένης παραγωγής και «πράσινης ενέργειας» όπως ο άνεμος, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμία, η βιομάζα και η υδροηλεκτρική ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος.

Τύποι διασπαρμένων ενεργειακών πηγών και τεχνολογιών

(Courtesy of the California Energy Commission)

Οι τεχνολογίες διασπαρμένης παραγωγής (DER) είναι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εύρους 3 kW έως 50 MW τοποθετημένες μέσα στο ηλεκτρικό σύστημα διανομής ακριβώς στον τελικό χρήστη ή κοντά σε αυτόν. Μπορούν να είναι συνδεδεμένες παράλληλα στο κεντρικό παροχέα ή να είναι ανεξάρτητες μονάδες. Οι τεχνολογίες DER είναι διαθέσιμες εδώ και πολλά χρόνια με διάφορες ονομασίες.

1.2.2	Τύποι των τεχνολογιών DER

Οι τεχνολογίες DER αποτελούνται κυρίως από συστήματα παραγωγής ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης που τοποθετούνται στον τελικό χρήστη ή κοντά σε αυτόν. Περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών όπως κυψέλες καυσίμου, μικροτουρμπίνες, εμβολοφόρες μηχανές και άλλες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας. Επίσης διαθέτουν διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος και συσκευές επικοινωνίας και ελέγχου για την αποδοτική λειτουργία των ανεξάρτητων μονάδων παραγωγής και του μακροδικτύου.				Το συνηθέστερο καύσιμο που χρησιμοποιούν τα συστήματα διασπαρμένης παραγωγής είναι το φυσικό αέριο. Και το υδρογόνο όμως μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή ενέργεια, η βιομάζα και ο άνεμος είναι επίσης διαδεδομένες. 										Ο παρακάτω πίνακας [17]  του California Distributed Energy Resources Guide παρουσιάζει πληροφορίες που αφορούν σε τεχνολογίες DER που είναι διαθέσιμες στην αγορά και σε τεχνολογίες που ακόμη αναπτύσσονται. Κάποιες τεχνολογίες ανήκουν και στις δύο κατηγορίες γιατί, αν και είναι διαθέσιμες στην αγορά, αποτελούν αντικείμενο έρευνας και αναπτύσσονται διαρκώς.

| Τεχνολογίες DER | Διαθέσιμες στην αγορά | Αναπτυσσόμενες τεχνολογίες |
| --- | --- | --- |
| Μικροτουρμπίνες Οι μικροτουρμπίνες είναι μικρές τουρμπίνες που παράγουν ισχύ μεταξύ 25 και 500 kW. Οι μικροτουρμπίνες προήλθαν από τεχνολογίες που υπήρχαν σε μεγάλα φορτηγά ή στις τουρμπίνες των αεροσκαφών. | X | X |
| Τουρμπίνες εσωτερικής καύσης Οι παραδοσιακές τουρμπίνες παράγουν ισχύ μεταξύ 500 kW και 25 MW για DER, και μέχρι 250 MW για κεντρική παραγωγή ισχύος. Το καύσιμο που χρησιμοποιούν είναι φυσικό αέριο, πετρέλαιο ή ένας συνδυασμός καυσίμων. Οι σύγχρονες τουρμπίνες μονού κύκλου τυπικά έχουν αποδόσεις που κυμαίνονται από 20 έως 45% στο πλήρες φορτίο. | X |  |
| Μηχανές εσωτερικής καύσης Μια μηχανή εσωτερικής καύσης μετατρέπει την ενέργεια που περιέχεται σε κάποιο καύσιμο σε μηχανική ενέργεια. Αυτή η μηχανική ενέργεια χρησιμοποιείται για την περιστροφή ενός άξονα μέσα στη μηχανή. Μια γεννήτρια συνδέεται με τη μηχανή εσωτερικής καύσης για τη μετατροπή της περιστροφικής κίνησης σε ηλεκτρική ενέργεια. Είναι διαθέσιμες από μικρά μεγέθη (5kW για εφεδρική γεννήτρια σε κατοικίες) μέχρι μεγάλες γεννήτριες (7 MW). Οι μηχανές εσωτερικής καύσης χρησιμοποιούν διαθέσιμα καύσιμα όπως βενζίνη, φυσικό αέριο και diesel. | X |  |
| Μηχανές Stirling Οι μηχανές Stirling έχουν κατηγοριοποιηθεί ως μηχανές εξωτερικής καύσης. Είναι σφραγισμένα συστήματα με ένα αδρανές αέριο που θέτει σε λειτουργία τη μηχανή, συνήθως ήλιο ή υδρογόνο. Συνήθως είναι διαθέσιμες σε μικρά μεγέθη (1-25 kW) και προς το παρόν παράγονται σε μικρές ποσότητες για εξειδικευμένες εφαρμογές στη διαστημική και τη θαλάσσια βιομηχανία. |  | X |
| Κυψέλες καυσίμου Τα συστήματα ισχύος με κυψέλες καυσίμου είναι αθόρυβα, καθαρά και αποδοτικά τοπικά συστήματα παραγωγής που χρησιμοποιούν μια ηλεκτροχημική διεργασία – όχι καύση – για τη μετατροπή του καυσίμου σε ηλεκτρισμό. Επιπροσθέτως της παροχής ενέργειας, μπορούν να προσφέρουν μια πηγή θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση του χώρου και του νερού ή για ψύξη απορρόφησης. Σε κάποιες έρευνες έχει αποδειχθεί ότι οι κυψέλες καυσίμου μειώνουν το κόστος για τις υπηρεσίες ηλεκτρισμού 20 με 40%. | X | X |
| Αποθήκευση ενέργειας / Συστήματα UPS Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας δεν παράγουν καθαρή ενέργεια αλλά μπορούν να προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια για μικρά χρονικά διαστήματα. Χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση πτώσεων τάσης, flicker και έντονης κυμάτωσης που συμβαίνουν όταν η εταιρία παροχής ή οι πελάτες αλλάζουν προμηθευτές ή φορτία. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως Συστήματα Αδιαλείπτου Τροφοδοσίας (UPS). Σαν τέτοια, οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας θεωρούνται τεχνολογίες διασπαρμένης παραγωγής. | X | X |
| Φωτοβολταϊκά Συστήματα Τα φωτοβολταϊκά κελιά (PV), ή αλλιώς ηλιακά κελιά, μετατρέπουν απευθείας το φως του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια. Συγκεντρώνονται σε επίπεδα πάνελ τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε ταράτσες ή άλλες ηλιόλουστες περιοχές. Παράγουν ηλεκτρισμό χωρίς να έχουν κινούμενα μέρη, λειτουργούν αθόρυβα και χωρίς εκπομπές και δεν απαιτούν μεγάλη συντήρηση. | X |  |
| Αιολικά συστήματα Οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν τον άνεμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μια τουρμπίνα με πτερωτές τοποθετείται στην κορυφή ενός ψηλού πύργου. Ο πύργος είναι ψηλός ούτως ώστε να εκμεταλλευόμαστε τη μεγαλύτερη ταχύτητα του ανέμου, απαλλαγμένη από τις αναταράξεις που προέρχονται από τη μεσολάβηση εμποδίων όπως δέντρα, λόφοι και κτίρια. Όπως περιστρέφεται η τουρμπίνα με τον άνεμο, μια γεννήτρια παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μια ανεμογεννήτρια μπορεί να ποικίλλει σε μέγεθος από λίγα kW σε οικιακές εφαρμογές έως πάνω από 5 MW. | X |  |
| Υβριδικά συστήματα Παραγωγοί και κατασκευαστές τεχνολογιών διασπαρμένης παραγωγής αναζητούν τρόπους να συνδυάσουν τεχνολογίες για να βελτιώσουν τις επιδόσεις και την απόδοση του εξοπλισμού διασπαρμένης παραγωγής. Κάποια παραδείγματα υβριδικών συστημάτων είναι τα ακόλουθα: Μηχανή Stirling συνδυασμένη με ένα ηλιακό πιάτο Κυψέλη καυσίμου στερεού οξειδίου συνδυασμένη με μια τουρμπίνα αερίου ή μικροτουρμπίνα Ανεμογεννήτριες με μπαταρία αποθήκευσης και εφεδρικές γεννήτριες diesel Μηχανές συνδυασμένες με συσκευές αποθήκευσης ενέργειας |  | X |

Πίνακας 1: Τεχνολογίες DER

Σε μια έρευνα που διεξήγαγε το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α. το 1999  με τίτλο "Distributed Utility Perspectives," εξετάστηκαν 275 έργα διασπαρμένης παραγωγής στις Η.Π.Α. υπό τη διαχείριση 121 διαφορετικών εταιριών για να αναλυθεί ποιες τεχνολογίες DER χρησιμοποιούνται συχνότερα (βλ. γράφημα). Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες είναι:

- Εμβολοφόρες γεννήτριες που καίνε κυρίως diesel ή πετρέλαιο

- Ηλιακά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος (φωτοβολταϊκά, ή PV)

- Τεχνολογίες διαχείρισης ζήτησης (Demand-side management – DSM – technologies) που στοχεύουν στη μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.

(Πηγή: Distributed Utility Associates)

Διάγραμμα 1: Συχνότητα χρησιμοποίησης τεχνολογιών DER

Αν και οι εμβολοφόρες μηχανές diesel ή πετρελαίου είναι από τις πιο κοινές τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής, ειδικά για εφαρμογές κατανάλωσης ισχύος από ηλεκτρικές συσκευές, προκαλούν σημαντική ρύπανση τόσο από πλευράς εκπομπών αερίων όσο και  από πλευράς θορύβου σε σχέση με τεχνολογίες φυσικού αερίου και ανανεώσιμες τεχνολογίες και γι’ αυτό η χρήση τους αποθαρρύνεται από πολλές κυβερνήσεις. Τελευταίως έχουν αναπτυχθεί καθαρότερες εμβολοφόρες μηχανές αερίου για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες.

1.2.3	Χαρακτηριστικά των τεχνολογιών DER

Γενικότερα, η διασπαρμένη παραγωγή προσφέρει στον καταναλωτή μεγαλύτερη αξιοπιστία, ικανοποιητική ποιότητα ισχύος και τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ανταγωνιστικές αγορές ενέργειας. Επιπλέον, ανοίγει προοπτικές για αποσυμφόρηση των υπερφορτωμένων γραμμών διανομής, έλεγχο των διακυμάνσεων των τιμών και ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας και παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δίκτυο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα [17] που προσφέρει η εγκατάσταση DER σε διάφορους τομείς.

Αισθητικά:

- Βελτιώνει την εικόνα συστημάτων ανεξάρτητων από το δίκτυο εξαλείφοντας την ανάγκη για υπέργεια καλώδια

- Δίνει μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών για προμήθεια ενέργειας. Επιτρέπει στους πελάτες να βρουν την καλύτερη λύση για μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Οικονομικά:

- Οδηγεί σε μείωση του κόστους μειώνοντας τη ζήτηση αιχμής σε μια εγκατάσταση και συνεπώς μειώνοντας τις χρεώσεις ζήτησης.

- Προσφέρει πιο προβλέψιμο ενεργειακό κόστος (μικρότερο ρίσκο) εισάγοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Λειτουργικά:

- Προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία και ποιότητα ισχύος, ειδικά σε περιοχές όπου οι διακυμάνσεις τάσης είναι συχνές ή όπου η ενέργεια που παρέχεται από το δίκτυο δεν είναι αξιόπιστη

- Διευκολύνει βελτιώσεις στην απόδοση του εξοπλισμού DER όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εξοπλισμό συμπαραγωγής για εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης και αφύγρανσης.

- Προσφέρει ενέργεια σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η επιλογή των παραδοσιακών γραμμών διανομής δεν είναι δυνατή. Τέτοιες περιοχές όπως πύργοι κεραιών, μικρά απομακρυσμένα χωριά ή πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου στον ωκεανό βρίσκονται εκτός του ηλεκτρικού δικτύου και επωφελούνται από τη διασπαρμένη παραγωγή ως βασική πηγή ενέργειας.

- Διαθέτει δυνατότητες συμπαραγωγής

- Μειώνει την υπερφόρτωση των γραμμών διανομής

- Αυξάνει την αξιοπιστία του δικτύου

- Η λήψη άδειας για τεχνολογίες DER είναι ταχύτερη συγκριτικά με την αναβάθμιση των γραμμών διανομής

- Προσφέρει κάποια δευτερεύοντα οφέλη όπως σταθερότητα, διασφάλιση από απρόοπτα και δυνατότητα «black start» (η δυνατότητα μιας μονάδας παραγωγής κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του συστήματος να μεταβεί από απενεργοποιημένη κατάσταση σε κατάσταση λειτουργίας και να αρχίσει να παράγει ενέργεια χωρίς να υποβοηθηθεί από το ηλεκτρικό σύστημα

Στην κατεύθυνση της παραγωγής:

- Κάποιες τεχνολογίες DER προσφέρουν υψηλής ποιότητας ισχύ για ευαίσθητες εφαρμογές

- Ανταποκρίνεται γρηγορότερα σε νέες απαιτήσεις ισχύος

- Επιτρέπει τη μείωση του κεφαλαίου που είναι δεσμευμένο σε μη παραγωγικούς τομείς – ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της διασπαρμένης παραγωγής είναι ότι οι αυξομειώσεις στην εγκατεστημένη ισχύ μπορούν να γίνουν με μικρές προσαυξήσεις, σε πλήρη συμφωνία με τη ζήτηση σε αντίθεση με την κατασκευή μεγάλων, κεντρικών εργοστασίων ενέργειας κατασκευασμένων για την κάλυψη μελλοντικής κυρίως και όχι τρέχουσας ζήτησης.

- Η ύπαρξη εφεδρικής ενέργειας μειώνει το χρόνο που μια επιχείρηση δε λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής, επιτρέποντας στους εργαζομένους να επιστρέψουν συντομότερα στην εργασία τους.

Ασφαλείας:

- Ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια

- Η εφεδρική ενέργεια προσφέρει γρήγορη ανάκαμψη μετά από κάποιο συμβάν

Στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης:

- Προσφέρει καθαρότερη, πιο αθόρυβη λειτουργία και μειώνει τις εκπομπές για κάποιες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογίες που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια και τον άνεμο και κυψέλες καυσίμου)

- Μειώνει ή αναβάλλει τις αναβαθμίσεις των έργων υποδομής (γραμμές και υποσταθμοί)

- Έχει μεγαλύτερες αποδόσεις στη μετατροπή ενέργειας σε σχέση με την κεντρική παραγωγή

- Επιτρέπει την πιο αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας και φορτίου

Η μακέτα μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, τμήματος ενός οικοβιομηχανικού πάρκου στη Βιρτζίνια, που θα αποτρέψει περισσότερους από 6000 τόνους ρυπογόνων ουσιών να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Cape Charles Sustainable Technology Park—Cape Charles, VA (Courtesy PowerLight Corp.)

Πριν αποφασίσει κανείς να εγκαταστήσει τεχνολογίες διασπαρμένης παραγωγής, είναι σημαντικό να:

- Ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται τη διασπαρμένη παραγωγή

- Προσδιορίσει τις τωρινές και μελλοντικές τεχνολογικές επιλογές

- Εκτιμήσει το κόστος και την εξοικονόμηση χρημάτων

- Κατανοήσει τους κανονισμούς και τη διαδικασία ανάπτυξης του έργου

- Κατανοήσει το ρίσκο και την αβεβαιότητα

1.2.4	Οικονομικά χαρακτηριστικά των DER

Το κόστος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όταν σκεφτόμαστε την αγορά κάποιου προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου των τεχνολογιών DER. Όμως, το να καθορίσει κανείς το κόστος μιας τεχνολογίας DER συχνά είναι πιο πολύπλοκο από την αγορά κάποιου προϊόντος σε μια προκαθορισμένη τιμή. Εκτός από το κόστος εξοπλισμού ή κεφαλαίου, υπάρχουν εργατικά και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Το κόστος του ηλεκτρισμού που παράγεται από την τεχνολογία DER μπορεί να υπολογιστεί και να συγκριθεί με το κόστος αγοράς του ηλεκτρισμού από την εταιρία παροχής.

| Κόστος κεφαλαίου του επιλεγμένου εξοπλισμού DER [17] | Κόστος λειτουργίας και συντήρησης του επιλεγμένου εξοπλισμού DER |
| --- | --- |
| Εξοπλισμός DER | Κόστος κεφαλαίου ($/kW) | Χρόνος που απαιτείται μέχρι να χρειαστεί συντήρηση (ώρες λειτουργίας) | Μέσο κόστος συντήρησης (¢/kWh) |
| Μικροτουρμπίνες | 700-1,100 | 5,000-8,000 | 0.5-1.6 (εκτίμηση) |
| Τουρμπίνες καύσης | 300-1,000 | 4,000-8,000 | 0.4-0.5 |
| Μηχανές εσωτερικής καύσης | 300-800 | 750-1,000: αλλαγή λαδιών και φίλτρου λαδιών 8,000: ανακατασκευή κεφαλής μηχανής 16,000: ανακατασκευή σώματος μηχανής | 0.7-1.5 (φυσικό αέριο) 0.5-1.0 (diesel) |
| Κυψέλες καυσίμου | 700-1,100 | Ετησίως: έλεγχος συστήματος παροχής καυσίμου Ετησίως: έλεγχος συστήματος διαμορφωτή καυσίμου 40,000: αντικατάσταση της «στοίβας» κελιών | 0.5-1.0 (εκτίμηση) |
| Φωτοβολταϊκά | 4,500-6,000 | Έλεγχος συντήρησης δις ετησίως | 1% της αρχικής επένδυσης κάθε χρόνο |
| Ανεμογεννήτριες | 800-3,500 | Έλεγχος συντήρησης δις ετησίως | 1.5-2% της αρχικής επένδυσης κάθε χρόνο |

Πίνακας 2: Κόστος εξοπλισμού DER

Οι χρήστες των τεχνολογιών DER έχουν διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες. Τα νοσοκομεία χρειάζονται υψηλή αξιοπιστία (εφεδρική ισχύ) και ποιότητα ισχύος (καλής ποιότητας ενέργεια) λόγω ευαισθησίας του εξοπλισμού. Οι βιομηχανίες συνήθως έχουν υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, πολλές ώρες παραγωγής και θερμικές διεργασίες και γι’ αυτό χρειάζονται εφαρμογές DER που περιλαμβάνουν ενέργεια χαμηλού κόστους και συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Τα κέντρα υπολογιστών απαιτούν σταθερή, υψηλής ποιότητας, αδιάλειπτη ισχύ (καλής ποιότητας ενέργεια). Οι τεχνολογίες DER είναι διαθέσιμες σήμερα και αναπτύσσονται διαρκώς για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

(Αριστερά): Κυψέλες καυσίμου εγκατεστημένες σε ένα αστυνομικό τμήμα στο Central Park της Νέας Υόρκης. (Courtesy of UTC Fuel Cells)

(Δεξιά): Μικροτουρμπίνες που χρησιμοποιούνται σε μια εταιρία διανομής φυσικού αερίου για ηλεκτρισμό και θέρμανση και κλιματισμό των χώρων. (Courtesy Capstone)

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το CERTS ελπίζει στην αντιμετώπιση των ενεργειακών προβλημάτων με την υιοθέτηση τεχνολογιών διασπαρμένης παραγωγής (distributed energy resources – DER). Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν διάφοροι τεχνικοί φραγμοί που δεν το επιτρέπουν. Αυτούς τους τεχνικούς φραγμούς θέλει να ξεπεράσει ο  παραπάνω οργανισμός έτσι ώστε οι τεχνολογίες DER να αποτελέσουν μια δελεαστική επενδυτική πρόταση και για ιδιώτες.

Η διασπαρμένη παραγωγή προσφέρει στον καταναλωτή μεγαλύτερη αξιοπιστία, ικανοποιητική ποιότητα ισχύος και τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρικής ισχύος. Επιπλέον, έχει την προοπτική να αμβλύνει τη συμφόρηση στις γραμμές διανομής, να ελέγξει τις διακυμάνσεις των τιμών, να ενδυναμώσει την ενεργειακή ασφάλεια και να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δίκτυο. Η χρήση τεχνολογιών DER μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερες εκπομπές και, ειδικότερα στην περίπτωση τεχνολογιών συμπαραγωγής, να αυξήσει την απόδοση.

Η προσδοκία ότι η διασπαρμένη παραγωγή (DER) θα αναπτυχθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία για να αλλάξει τα δεδομένα στη προμήθεια ηλεκτρισμού βασίζεται στις παρακάτω υποθέσεις [11]:

- Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια θα συνεχίσει να αυξάνεται, με πιο αργούς ρυθμούς όμως από την οικονομική ανάπτυξη

- Οι τεχνολογίες παραγωγής μικρής κλίμακας, ανανεώσιμες και θερμικές, θα βελτιωθούν σημαντικά ως προς το κόστος και τις επιδόσεις τους.

- Διάφοροι τοπικοί περιορισμοί, περιβαλλοντικές ανησυχίες, η έλλειψη ορυκτών καυσίμων και άλλοι περιορισμοί θα εμποδίσουν τη συνεχιζόμενη επέκταση της υπάρχουσας δομής παροχής ηλεκτρισμού, το μακροδίκτυο.

- Η διάδοση της εφαρμογής τεχνολογιών συμπαραγωγής μικρής κλίμακας θα εκτοξεύσει τα οικονομικά παραγωγής ισχύος υπέρ της παραγωγής που εδρεύει κοντά στα θερμικά φορτία.

- Οι απαιτήσεις των πελατών για ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών δε θα μπορούν πλέον να καλυφθούν από μια απλή επέκταση του υπάρχοντος δικτύου.

- Ηλεκτρονικά ισχύος θα επιτρέψουν τη διασύνδεση ασύγχρονων συσκευών με το υπάρχον σύστημα ισχύος και τη λειτουργία ημιαυτόνομων συστημάτων που να επιτρέπουν την αλληλεπίδραση των DER με το κύριο σύστημα ισχύος.

Η τελευταία υπόθεση είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την προσέγγιση του μικροδικτύου από το CERTS. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο βασική ιδέα του μικροδικτύου, ενός τοπικού δικτύου διασπαρμένων ενεργειακών πηγών, καταλλήλων για την  τοπική ενεργειακή ζήτηση, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πιο αποκεντρωτικό σύστημα ισχύος. Τα μικροδίκτυα θα λειτουργούν σύμφωνα με τα δικά τους πρωτόκολλα και τυποποιήσεις, θα ταιριάζουν την ποιότητα ισχύος και την αξιοπιστία στις ατομικές απαιτήσεις φορτίου και θα ερευνούν τεχνολογίες βελτίωσης αποδοτικότητας, ειδικά αυτές που περιλαμβάνουν συμπαραγωγή θερμότητας και ισχύος (combined heat and power – CHP).

1.3	Μικροδίκτυο

Μικροδίκτυο [2] ονομάζεται μια ημιαυτόνομη συστοιχία φορτίων και παραγωγής υπό κάποιας μορφής συντονισμένο έλεγχο, διασυνδεδεμένων στο υπάρχον δίκτυο (μακροδίκτυο) αλλά και ικανών να απομονωθούν από αυτό. Το μικροδίκτυο ελαχιστοποιεί το κόστος της κάλυψης των ενεργειακών απαιτήσεων, αποτελούμενων τόσο από ηλεκτρικά, όσο και από θερμικά φορτία, βελτιστοποιώντας την εγκατάσταση και λειτουργία τεχνολογιών DER ενώ αγοράζει την υπόλοιπη ενέργεια από την τοπική υπηρεσία παροχής ηλεκτρισμού. Αντίθετα με το παραδοσιακό σύστημα ισχύος, τα μικροδίκτυα δε βασίζονται στην υπόθεση ότι η επιλογή, ανάπτυξη και χρηματοδότηση των τεχνολογιών παραγωγής πρέπει να υπόκεινται σε κεντρικό έλεγχο αλλά μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα ή ημιαυτόνομα από το ευρύτερο δίκτυο ισχύος ανάλογα με τα ανεξάρτητα τοπικά συμφέροντα.

Ένα τυπικό μικροδίκτυο είναι μια συστοιχία γεννητριών και φορτίων ικανών να λειτουργούν με συντονισμένο τρόπο αυτόνομα ή ημιαυτόνομα από το ευρύτερο δίκτυο ισχύος. Αυτή η συστοιχία είναι πιθανότερο να αποτελείται από ένα μικρό πυκνό σύνολο συνεχόμενων γεωγραφικών σημείων αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι πιο διεσπαρμένη και να μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός δικτύου διανομής και θερμική ενέργεια μέσω άλλων διόδων μεταφοράς. Οι γεννήτριες και τα φορτία της συστοιχίας τοποθετούνται και συντονίζονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος παροχής ηλεκτρισμού και θέρμανσης  δεδομένων των συνθηκών που κυριαρχούν στην αγορά ενώ λειτουργεί ασφαλώς και διατηρώντας ποιότητα και ισορροπία ισχύος.

Δομή ενός τυπικού μικροδικτύου

Ανάμεσα στο μικροδίκτυο και το ευρύτερο δίκτυο ισχύος υπάρχει μια διασύνδεση η οποία, μπορεί μεν να χωρίζει ηλεκτρικά τις δύο πλευρές αλλά τις συνδέει οικονομικά. Από την πλευρά του πελάτη, το μικροδίκτυο πρέπει να εμφανίζεται ως ένα αυτόνομο σύστημα ισχύος το οποίο λειτουργεί βέλτιστα για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη. Από την πλευρά του ευρύτερου συστήματος ισχύος, το μικροδίκτυο συνδέεται έτσι ώστε να εμφανίζεται στο ευρύτερο δίκτυο ως «καλός πολίτης», δηλαδή να λειτουργεί ως μια νόμιμη οντότητα κάτω από τους κανόνες του δικτύου, είτε λειτουργεί ως καταναλωτής είτε ως μονάδα παραγωγής.

Η ανάπτυξη του μικροδικτύου κατηγοριοποιεί το μέχρι τώρα αυστηρά ιεραρχημένο συγκεντρωτικό έλεγχο του συστήματος ισχύος σε τουλάχιστον δύο στρώματα. Το ανώτερο στρώμα είναι αυτό με το οποίο είναι εξοικειωμένοι σήμερα οι μηχανικοί – αυτό του δικτύου ισχύος υψηλής τάσης.  Τα φορτία και οι γεννήτριες μέσα στο μικροδίκτυο, που αποτελούν το κατώτερο στρώμα, δεν εμφανίζονται μόνο ως στοιχεία του συνολικού σχεδίου αγοραπωλησιών του μικροδικτύου, αλλά αναπτύσσουν και περίπλοκες οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους μέσω διμερών ή πολύπλευρων συμβολαίων για ηλεκτρισμό, καύσιμα και υπηρεσίες. Το μικροδίκτυο αποτελεί μια «γειτονιά» χαμηλής τάσης του συστήματος που υπακούει στις εντολές του ανώτερου επιπέδου μόνο στο βαθμό που η συμπεριφορά του στον κόμβο συμβαδίζει με τις αυστηρές απαιτήσεις του δικτύου, δηλαδή συμπεριφέρεται σαν «καλός πολίτης» όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Μέσα στο μικροδίκτυο, τα πρότυπα λειτουργίας και οι μέθοδοι ελέγχου μπορούν να διαφέρουν σημαντικά από τους κανόνες του ανωτέρου επιπέδου και των άλλων μικροδικτύων με στόχο να καλύψει τις απαιτήσεις του σε ποιοτική και αξιόπιστη ενέργεια και ισχύ.

Ο έλεγχος των στοιχείων παραγωγής και μετάδοσης του μακροδικτύου καθορίζεται από ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές που είναι ενιαίες σε τοπική κλίμακα και οι βασικές παράμετροι του δικτύου, όπως η τάση και η συχνότητα παραμένουν μέσα σε αυστηρά όρια. Αυτό το πρότυπο ελέγχου διασφαλίζει τη συνολική σταθερότητα και ασφάλεια και προσπαθεί να εγγυηθεί ότι η διανομή της ενέργειας και των βοηθητικών υπηρεσιών μεταξύ πωλητών και αγοραστών θα είναι όσο αποδοτική και αξιόπιστη είναι δυνατό.

Όμως, πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι ενιαίες προδιαγραφές για ποιότητα και αξιοπιστία είναι πιθανό να μην ταιριάζουν με τις μέγιστες απαιτήσεις των διαφορετικών τελικών χρηστών. Τότε, τα μικροδίκτυα επιλέγουν οι προδιαγραφές ποιότητας και αξιοπιστίας να είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών κι έτσι να καλύπτει τις ανάγκες τους πιο αποτελεσματικά. Τα μικροδίκτυα λοιπόν μπορούν να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση της διανομής ηλεκτρικού στο σημείου του τελικού χρήστη και, καθώς τα μικροδίκτυα αποκτούν ένα πιο κυρίαρχο ρόλο, οι προδιαγραφές του μακροδικτύου μπορούν τελικά να ταυτιστούν με αυτές του μεγαλύτερου μέρους της διανομής ισχύος.

Συνολικά το μικροδίκτυο αντλεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα από το γεγονός ότι όταν οι πελάτες ομαδοποιήσουν τα φορτία τους, το φορτίο που προκύπτει είναι πιο ομαλό κι επίπεδο από τα περισσότερα ατομικά φορτία και συνεπώς, λιγότερο εκτεθειμένο σε χρεώσεις που κυμαίνονται ανάλογα με τη ζήτηση. Το μικροδίκτυο ως σύνολο δε μπορεί να έχει μεγαλύτερη αιχμή από τον πελάτη με τη μεγαλύτερη αιχμή και γενικά τείνει να έχει μικρότερη αιχμή από τον τυπικό πελάτη. Όμως είναι πιθανό ορισμένοι πελάτες ατομικά να έχουν μικρότερη αιχμή από το μικροδίκτυο.

Το πρώτο βήμα προς την εγκατάλειψη του συγκεντρωτικού προτύπου είναι η τρέχουσα απελευθέρωση της παραγωγής, ενώ η ανάδειξη των μικροδικτύων είναι το δεύτερο. Τελικά, το σύστημα ισχύος θα αναπτύσσεται σύμφωνα με διαφορετικούς, ατομικούς και όχι παγκοσμίως συντονισμένους στόχους.  Επειδή τα μικροδίκτυα θα αναπτύσσουν τις δικές τους, ανεξάρτητες αρχές λειτουργίας και σχέδια επέκτασης, η συνολικά ανάπτυξη του συστήματος θα είναι πολύ διαφορετική. Παρ’ όλα αυτά, ανταλλαγή ισχύος ανάμεσα στο μικροδίκτυο και το μακροδίκτυο θα συμβαίνει όποτε υπάρχουν οικονομικά οφέλη από αυτή τη συναλλαγή και είναι τεχνικά και νομικά εφικτό.

Οι Η.Π.Α., που έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο στο συγκεκριμένο θέμα, έχουν υιοθετήσει κάποια επιπλέον μέτρα. Το κράτος απαιτεί από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας το κόστος που απέφυγαν από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, επιτρέπουν τη συνεχιζόμενη απελευθέρωση της κεντρικής παραγωγής και, το σημαντικότερο για τους πελάτες, τη συνεχιζόμενη εμφάνιση των μικροδικτύων και άλλων, τοπικά ελεγχόμενων συστημάτων.

1.4	Συμπαραγωγή

Συμπαραγωγή ή CHP ονομάζεται η συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από την ίδια αρχική πηγή ενέργειας. Με το συμβατικό τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή χρησιμοποιώντας τη χημική ενέργεια των υδρογονανθράκων ή την ενέργεια σχάσης κάποιου πυρηνικού καυσίμου, μεγάλες ποσότητες θερμότητας (περίπου τα 2/3 της ενέργειας του χρησιμοποιούμενου καυσίμου) αποβάλλονται στο περιβάλλον, είτε μέσω των ψυκτικών κυκλωμάτων (συμπυκνωτές, πύργοι ψύξης κλπ), είτε μέσω των καυσαερίων (αεροστρόβιλοι κλπ). Με τη μέθοδο της συμπαραγωγής, σημαντικό μέρος της θερμότητας αυτής ανακτάται και χρησιμοποιείται προς όφελος του παραγωγού βελτιώνοντας τη χρήση της εκλυόμενης ενέργειας του καυσίμου [12]. Το χρησιμοποιούμενο καύσιμο μπορεί να είναι οποιοδήποτε ορυκτό καύσιμο ή βιομάζα. Το συνηθέστερο, τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους είναι το φυσικό αέριο.

Τυπικό Συμβατικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Τυπικό σύστημα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

Σύγκριση βαθμού απόδοσης συμπαραγωγής με χωριστή παραγωγή

ηλεκτρισμού και θερμότητας (οι αριθμοί κάτω από τα βέλη παριστάνουν μονάδες ενέργειας)

Για να αξιοποιηθεί πλήρως ένα σύστημα συμπαραγωγής πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε θέρμανση αλλά και ψύξη της εγκατάστασης στην οποία εφαρμόζεται. Η επέκταση των συστημάτων συμπαραγωγής για την κάλυψη και των ψυκτικών φορτίων (ψύξη και κλιματισμός) είναι σχετικά πρόσφατη. Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας από την ίδια ενεργειακή πηγή είναι γνωστή ως Τριπαραγωγή.

Τα συστήματα συμπαραγωγής έχουν δύο εφαρμογές. Η πρώτη είναι η κάλυψη των θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών μιας αστικής περιοχής, μέσω συστημάτων τηλεθέρμανσης, δηλαδή δικτύων μεταφοράς και παροχής ύδατος, σε θερμοκρασίες 80 – 150ο, για τη θέρμανση χώρων. Η δεύτερη είναι η εγκατάσταση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και στον τριτογενή τομέα (νοσοκομεία, ξενοδοχεία, μεγάλα κτίρια, αθλητικά κέντρα, κ.λπ.) όπου καλύπτουν τις θερμικές ανάγκες μέσω εκτονούμενου ατμού ή απομαστεύσεων ατμοστροβίλων (ή από ατμό παρεχόμενο από λέβητα που χρησιμοποιεί τα καυσαέρια ενός αεριοστρόβιλου για τη θέρμανση του ύδατος).

1.4.1	Συστήματα τηλεθέρμανσης

Ο βασικός παράγοντας που αυξάνει το κόστος θέρμανσης για τον καταναλωτή είναι το κόστος μεταφοράς και διανομής. Έτσι, οι διατάξεις συμπαραγωγής που εγκαθίστανται κοντά στον καταναλωτή αποτελούν μια πολύ δελεαστική λύση για την αποφυγή του κόστους αυτού. Αυτές μπορούν να είναι δύο τύπων. Μικρές διατάξεις με μικρές αποδόσεις ή μεγάλες μονάδες που χρησιμοποιούν μεγάλους σταθμούς ισχύος και έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις, είναι όμως ακριβότερες. Οι μονάδες μεγάλης κλίμακας είναι περισσότερο οικονομικές και εξοικονομούν περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις μικρές μιας και οι μεγάλες μονάδες μπορούν να παράγουν θερμότητα στο χώρο του σταθμού ισχύος με κόστος που μπορεί να φτάσει και το μισό του κόστους μιας κοινής μονάδας. Αυτό συμβαίνει παρόλο που η θέρμανση μικρών εγκαταστάσεων από τοπικούς σταθμούς ισχύος μπορεί να είναι οικονομική σε ορισμένες συνθήκες. Για να πετύχουμε μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει τα δίκτυα τηλεθέρμανσης στις πόλεις να συνδεθούν σε μονάδες συμπαραγωγής που διαθέτουν μεσαίο ή μεγάλο αεριοστρόβιλο με μεγάλο χρονικό ορίζοντα απόσβεσης. Αυτή η εγκατάσταση αποτελεί δελεαστική οικονομική πρόταση για τους εθνικούς φυσικούς πόρους συγκριτικά με άλλους τρόπους θέρμανσης αν ληφθούν υπόψη τα χαμηλότερα προεξοφλητικά επιτόκια (π.χ. 5%) και οι υψηλότερες τιμές καυσίμου. Για υψηλότερα προεξοφλητικά επιτόκια  μια μονάδα συμπαραγωγής γίνεται λιγότερο ελκυστική. Η εγκατάσταση λέβητα θέρμανσης ή/και μικρής μονάδας συμπαραγωγής θα μπορούσε να αποδειχθεί λειτουργική μόνο κατά  τη φάση της ανάπτυξης.

Γενικότερα, συγκριτικά με άλλες αναπτυγμένες μορφές θέρμανσης, η εγκατάσταση μιας μεσαίας/μεγάλης μονάδας συμπαραγωγής που να εξυπηρετεί περιοχές με υψηλή πυκνότητα φορτίου θέρμανσης σε πόλεις φαίνεται μια καλή επιλογή από άποψη οικονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η βιωσιμότητα ενός δικτύου τηλεθέρμανσης με συμπαραγωγή εξαρτάται από την πυκνότητα δόμησης, το προεξοφλητικό επιτόκιο, την τιμή του καυσίμου και το μέγεθος του δικτύου. Επιπλέον, ο τρόπος διανομής του φορτίου θέρμανσης και οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του νερού ενός δικτύου τηλεθέρμανσης εμφανίστηκαν ως επιπρόσθετες καίριες παράμετροι με την πάροδο του χρόνου. Συμπερασματικά, μια μονάδα συμπαραγωγής με τηλεθέρμανση γίνεται πραγματικά η καλύτερη επιλογή για χαμηλό προεξοφλητικό επιτόκιο, υψηλή τιμή καυσίμου, και πυκνότητα δόμησης 7 κατοίκων ανά m2.

1.4.2	Βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές

Αν και η τοποθέτηση μονάδων συμπαραγωγής σε βιομηχανίες είναι και η συνηθέστερη, η διαδικασία δεν είναι απλή καθώς η κατάλληλη τοποθέτηση ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή.   Η επιλογή του τύπου εγκατάστασης εξαρτάται από το λόγο ηλεκτρισμού – θερμότητας, αλλά και από το μέγεθος των απαιτήσεων σε θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια ξεχωριστά. Η διακύμανση στη ζήτηση, καθημερινά και εποχιακά, που είναι επίσης σημαντική αντιμετωπίζεται με  παράλληλη εγκατάσταση όμοιων μηχανών που επιτρέπει στη συνολική εγκατάσταση να ακολουθήσει τη μείωση στη ζήτηση του φορτίου, θέτοντας εκτός λειτουργίας μία ή περισσότερες μηχανές. Και σε αυτές τις εφαρμογές, η επιλογή και ο σχεδιασμός μιας μονάδας συμπαραγωγής εξαρτάται και από το προεξοφλητικό επιτόκιο, την τιμή του καυσίμου και τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.

Η τεχνολογική ποικιλομορφία και η διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών ηλεκτρικού και θερμικού φορτίου των διαφόρων εφαρμογών συμβάλλουν στην πολυπλοκότητα του βέλτιστου συνδυασμού των συστημάτων συμπαραγωγής.

Η τοπική παραγωγή ισχύος καθιστά την ανακτώμενη θερμική ενέργεια διαθέσιμη για την κάλυψη των φορτίων των τελικών χρήσεων

Οι τεχνολογίες συμπαραγωγής, προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμες, εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ταυτόχρονη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (ή ψύξης). Τα συστήματα συμπαραγωγής μπορούν να θεωρηθούν ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα, με την έννοια ότι μπορούν να καλύψουν όλες τις τελικές ενεργειακές χρήσεις (ηλεκτρισμό, θερμό νερό, ατμό, θερμό αέρα, ψύξη). Ένα σύστημα συμπαραγωγής μπορεί να συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο ή να είναι ανεξάρτητο από αυτό.

1.4.3	Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα [2],[4]:

  - Η αποδοτικότητα της χρήσης των διεσπαρμένων ενεργειακών πηγών είναι μια ιδιότητα που κάνει τη συμπαραγωγή μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική στα παραδοσιακά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το σημερινό συγκεντρωτικό σύστημα παραγωγής και διανομής ισχύος έχει μια μέση απόδοση περίπου στο 33%, που σημαίνει απώλειες της τάξης του 67% από την αρχική ενέργεια που εισήχθη στο σύστημα. Αντιθέτως, ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα συμπαραγωγής προσφέρει αποδόσεις της τάξεως του 70-90% ως αποτέλεσμα της ανακύκλωσης της θερμικής ενέργειας που απάγεται από τις μηχανές και της μείωσης των ηλεκτρικών απωλειών.

  - Αυτό, λόγω καλύτερης αξιοποίησης των καυσίμων μεταφράζεται και σε σημαντική μείωση των εκπομπών, ειδικά του CO2, παράγοντα πολύ σημαντικού από περιβαλλοντικής σκοπιάς αφού οι αυξημένες εκπομπές CO2 είναι η βασική αιτία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Έτσι, η χρήση συμπαραγωγής γίνεται ακόμα πιο δελεαστική στην περίπτωση που αξιοποιούνται οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τη φορολογία άνθρακα όπως γίνεται στη συγκεκριμένη εργασία.

  - Η ενεργειακή αξιοπιστία και ασφάλεια βελτιώνονται σημαντικά με την εφαρμογή συμπαραγωγής. Μειώνονται οι πιθανότητες οι καταναλωτές να μείνουν χωρίς ηλεκτρική ή/και θερμική ενέργεια.

  - Η συμπαραγωγή προσφέρει διάφορα οικονομικά οφέλη. Η ηλεκτρική ενέργεια και η θερμότητα παρέχονται σε χαμηλότερες τιμές με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Επίσης, η μειωμένη ανάγκη σε καύσιμα μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές. Τέλος, μειώνεται η ανεργία αφού δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης.

  - Απομακρυσμένες περιοχές, και ειδικότερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, μπορούν να ωφεληθούν από τη συμπαραγωγή αφού χωρίς αυτή δε θα είχαν ηλεκτρική ενέργεια λόγω έλλειψης πόρων της εταιρίας παροχής.

  - Προωθεί αποκεντρωμένες λύσεις ηλεκτροπαραγωγής, αφού οι σταθμοί ΣΗΘ σχεδιάζονται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών καταναλωτών, παρέχοντας υψηλή απόδοση, αποφεύγοντας απώλειες μεταφοράς της ενέργειας και αυξάνοντας την ευελιξία στη χρήση του ηλεκτρικού συστήματος. Το πλεονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται σαν κύριο καύσιμο.

  - Αυξάνεται ο ανταγωνισμός στην ηλεκτροπαραγωγή καθώς αυξάνεται η ποικιλία των σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμπαραγωγή παρέχει ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.

Μειονεκτήματα:

- Μεγάλη αύξηση της πολυπλοκότητας τόσο του μοντέλου του προβλήματος όσο και της υλοποίησης του. Ηλεκτρισμός από οποιαδήποτε πηγή μπορεί να φτάσει στον πελάτη μέσω του υπάρχοντος ηλεκτρικού συστήματος ενός κτιρίου, απαιτώντας απλά μια διάταξη ηλεκτρονικών ισχύος για την επικοινωνία μεταξύ των γεννητριών και της καλωδίωσης του κτιρίου. Η συμπαραγωγή όμως, εκτός του ότι αυξάνει τις απαιτήσεις εξοπλισμού, απαιτεί και την εγκατάσταση κατάλληλων αντλιών και σωληνώσεων για τη μεταφορά του ζεστού νερού στα θερμικά σημεία χρήσης και χειριστήρια για να διατηρείται το απαιτούμενο επίπεδο θερμικής εισόδου.

- Αν και με τη χρήση συμπαραγωγής, η συνολική συμβολή της χώρας στην υπερθέρμανση του πλανήτη μειώνεται, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα τοπικά δεν είναι εξασφαλισμένη. Επίσης, είναι πιθανό να μειώνεται ένας ρύπος αλλά να αυξάνεται κάποιος άλλος. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις τεχνολογίες και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται. Τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να αμβλυνθούν μέσω κατάλληλης τοποθέτησης στο χώρο, σχεδίασης, λειτουργίας και σωστής συντήρησης των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής.

1.4.4	Τεχνολογίες συμπαραγωγής

Ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Στο σύστημα συμπαραγωγής περιλαμβάνεται πάντα μια ηλεκτρογεννήτρια και ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Οι κυριότερες τεχνολογίες συμπαραγωγής είναι:

- συστήματα αεροστροβίλου (ανοιχτού ή κλειστού κύκλου)

- συστήματα ατμοστροβίλου (ανοιχτού ή κλειστού κύκλου)

- συστήματα συνδυασμένου κύκλου

- συστήματα εμβολοφόρου κινητήρα εσωτερικής καύσης (Otto – Diesel)

- μηχανές Stirling

- κυψέλες καυσίμου

- μικροστρόβιλοι

Οι τρεις τελευταίοι τύποι τεχνολογιών, αν και κυκλοφορούν στην αγορά, είναι σχετικά νέοι και αναπτύσσονται διαρκώς. Τα συστήματα συμπαραγωγής είναι διαφορετικών μεγεθών και εύρους ηλεκτρικής ισχύος, από λιγότερο από 5 kWe (μικρές μηχανές για μια μονοκατοικία) μέχρι 500 MWe (συστήματα τηλεθέρμανης/τηλεψύξης ή βιομηχανικά συστήματα).

1.4.4	Η συμπαραγωγή στην Ελλάδα

Η συμπαραγωγή [18] πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. γύρω στα 1890. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι περισσότερες βιομηχανίες είχαν δικές τους μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ατμολέβητα-στρόβιλο, που λειτουργούσαν με άνθρακα. Πολλές από τις μονάδες αυτές ήταν μονάδες συμπαραγωγής. Εκτιμάται ότι το 58% περίπου του ηλεκτρισμού, που παραγόταν σε βιομηχανίες των Η.Π.Α. στις αρχές του αιώνα προερχόταν από μονάδες συμπαραγωγής.

Στα μέσα του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε κάμψη εξαιτίας της ανάπτυξης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, που προσέφεραν σχετικά φθηνή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια, και της διαθεσιμότητας υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου σε χαμηλές τιμές, που έκανε τη λειτουργία των υπαρχόντων λεβήτων οικονομικά συμφέρουσα.

Στις μέρες μας, η διάδοση της συμπαραγωγής βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με σημαντική πρόοδο να έχει επιτευχθεί και την έρευνα και ανάπτυξη στο συγκεκριμένο τομέα να ανθεί.

Το πρώτο σύστημα συμπαραγωγής στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στο Βόλο, και ειδικότερα στην κεραμοποιεία Τσαλαπάτα, από Βέλγους μηχανικούς στις αρχές του 20ου αιώνα και λειτουργούσε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ‘70. Σε ευρύτερη κλίμακα, οι πρώτες μονάδες συμπαραγωγής εγκαταστάθηκαν σε μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες στις αρχές της δεκαετίας του '70. Σήμερα, λειτουργούν μονάδες συμπαραγωγής σε βιομηχανίες ζάχαρης και χάρτου, διυλιστήρια πετρελαίου, κλωστοϋφαντουργίες, κ.λπ. Επίσης, ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ΔΕΗ έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να καλύπτουν τις θερμικές ανάγκες αστικών περιοχών με τα δίκτυα τηλεθέρμανσης, όπως τα δίκτυα της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, του Αμυνταίου και της Μεγαλόπολης.

Η μεγάλη έξαρση και η ουσιαστική ανάπτυξη των συστημάτων συμπαραγωγής παρατηρήθηκε από το 1990 και μετά, ειδικότερα μετά την άφιξη του φυσικού αερίου στη χώρα μας. Το φυσικό αέριο εισάγεται στην Ελλάδα από τη Ρωσία μέσω αγωγών σε αέρια μορφή και από την Αλγερία μέσω δεξαμενόπλοιων σε υγροποιημένη μορφή στους -160 οC. Φθάνοντας στο νησάκι της Ρεβυθούσας εξαερώνεται και αναμιγνύεται με το Ρώσικο, για να διοχετευθεί στην συνέχεια στα δίκτυα διανομής της Αττικής. Πολλές εταιρίες και οργανισμοί δραστηριοποιούνται στο χώρο με ενημερωτικές εκστρατείες προς βιομηχάνους και καταναλωτές με αποτέλεσμα την κατασκευή πολλών μονάδων συμπαραγωγής στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Δυστυχώς όμως, αρκετές από αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν βγει εκτός λειτουργίας και άλλες δεν έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν εξαιτίας μιας σειράς εμποδίων που προκύπτουν παρά τη γενναία χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Κάποια από αυτά τα εμπόδια είναι:

- Αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που επιβαρύνει τη συμπαραγωγή.

- Δυσκολία στον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών για οικονομικοτεχνικές αναλύσεις στον ενεργειακό τομέα.

- Έλλειψη ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής για συμπαραγωγή στον τριτογενή τομέα.

- Έλλειψη ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής για συμπαραγωγή στον βιομηχανικό τομέα.

- Δυσκολίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

- Αδυναμία της ΔΕΠΑ για την τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για τη σύνδεση μεγάλων βιομηχανιών.

- Έλλειψη εμπειρίας στην ενεργειακή διαχείριση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων.

Έτσι, εξαιτίας των εμποδίων αυτών, η συμμετοχή της συμπαραγωγής στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι σήμερα της τάξης του 2% και στην εγκατεστημένη ισχύ είναι επίσης της τάξης του 2%, σε αντίθεση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου 11 χώρες παράγουν πάνω από το 20% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από συμπαραγωγή και 4 χώρες πάνω από 50%. Ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι γύρω στο 10%. Από τη συμπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια το 40% παράγεται από καύση φυσικού αερίου, το 19% από καύση άνθρακα και το 10% από ΑΠΕ.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι τομείς στους οποίους εφαρμόζονται τεχνολογίες συμπαραγωγής στην Ελλάδα.

Διάγραμμα 2: Συμπαραγωγή ανά τομέα στην Ελλάδα

όπου public sector : δημόσιος τομέας

food & tobacco : τρόφιμα & καπνός

refineries : διυλιστήρια

chemical : χημικά

textile & leather : ύφασμα & δέρμα

non ferrous metal : μη σιδηρούχα μέταλλα

1.5	DER – CAM

1.5.1	Ιστορικά στοιχεία λογισμικού

Η εξέλιξη της ανάλυσης DER ξεκίνησε με ένα φύλλο εργασίας [5]. Επόμενες αναφορές χρησιμοποίησαν το GAMS (General Algebraic Modeling System), ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για την υψηλού επιπέδου μοντελοποίηση προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού, για να λύσουν το μοντέλο [1]. Το πανεπιστήμιο του BERKLEY έχει αναπτύξει το DER-CAM (DER Customer Adoption Model) για να εξετάσει τα οικονομικά της υιοθέτησης DER για συγκεκριμένες περιοχές και μικροδίκτυα. Το DER-CAM (DER Customer Adoption Model) είναι ένα μικτό ακέραιο γραμμικό πρόγραμμα (mixed integer linear program - MILP) που έχει προγραμματιστεί στο GAMS και επιλύεται με το CPLEX. Ένα πρώτο του επίπεδο που είναι βασισμένο στη Visual Basic, αναπτύχθηκε από την ομάδα DER-CAM του εργαστηρίου του BERKELEY για τη διευκόλυνση  της εισαγωγής δεδομένων και παραμέτρων στο μοντέλο.

Η συνθήκη που πρέπει να ικανοποιήσει το μοντέλο είναι η εξής: Η ενεργειακή ζήτηση για κάθε ώρα πρέπει να καλυφθεί από την αγορά ενέργειας από το δίκτυο, τη λειτουργία μιας τεχνολογίας ή συνόλου τεχνολογιών όπως καθορίζεται από το μοντέλο ή ένα συνδυασμό αγοράς και τοπικής παραγωγής. Επιπλέον, πρέπει να ακολουθούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί κανόνες και να μην υπερβαίνονται οι δυνατότητες του εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα αρχικά αναπτύχθηκε για την ανάλυση μικροδικτύων ή μικρών ημιαυτόνομων συνόλων πελατών λιανικής. Η εισαγωγή στο μοντέλο των τεχνολογιών που πρόκειται να υιοθετηθούν από υποθετικά μικροδίκτυα προσφέρει τη δυνατότητα πρόβλεψης του δυνητικού κόστους, της εξοικονόμησης ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν από την εγκατάσταση διεσπαρμένης παραγωγής. Από τότε το μοντέλο έχει βελτιωθεί με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το φάσμα των εφαρμογών του.  Η πρώτη βελτίωση [4] περιελάμβανε τη μοντελοποίηση και της θερμικής ενέργειας εκτός από την ηλεκτρική στην οποία περιοριζόταν μέχρι τότε. Αυτή η βελτίωση απαιτούσε μια σειρά υποθέσεων και παρουσίαζε διάφορες δυσκολίες μοντελοποίησης αλλά έδινε τη δυνατότητα ανάλυσης και συστημάτων συμπαραγωγής. Στη συνέχεια το DER-CAM αναπτύχθηκε περαιτέρω με την εισαγωγή στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).

Επόμενη μελέτη [3] επέκτεινε το μοντέλο για να υπολογίζει και τους φόρους άνθρακα. Τεχνολογίες συμπαραγωγής συμπεριλήφθηκαν στον επόμενο γύρο με υπολογισμούς θερμικών και ψυκτικών φορτίων [4]. Στη συνέχεια [2], βρέθηκε ότι η διαθεσιμότητα εναλλακτών θερμότητας και ψυκτών απορρόφησης επέτρεπε στο μικροδίκτυο να μειώσει το κόστος κάλυψης των ενεργειακών του αναγκών ακόμη περισσότερο. Το μοντέλο έγινε πιο ρεαλιστικό συνυπολογίζοντας την πολυπλοκότητα της δομής των χρεώσεων του οργανισμού, περιλαμβάνοντας διαφοροποίηση ανά μήνα στις τιμές καυσίμων και κυρίως,  εισάγοντας ένα πιο λεπτομερές και επίσημο θερμοδυναμικό μοντέλο των ενεργειακών ροών στο σύστημα.

Το DER-CAM αποδείχτηκε ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο και για την ανάλυση ευαισθησίας. Στη μελέτη ενός υποθετικού μικροδικτύου του San Diego ερευνήθηκαν οι επιδράσεις των διαφόρων παραμέτρων που θεωρούνται ότι επηρεάζουν την υιοθέτηση τεχνολογιών DER. Τα αποτελέσματα ήταν αναπάντεχα αφού οι stand-by χρεώσεις, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγων στην υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών από τους ανθρώπους του χώρου, δεν ήταν αξιοσημείωτες. Αντίθετα, σημαντικότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων φαίνεται να  παίζουν άλλοι παράγοντες όπως οι τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και το αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο για την τεχνολογία.

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του μοντέλου που χρησιμοποιείται σε αυτή την εργασία είναι ότι συμπεριλαμβάνονται τεχνολογίες συμπαραγωγής αλλά και εκπομπές άνθρακα και εφαρμόζεται για ένα υποθετικό μικροδίκτυο στην California. Αυτό επιτρέπει την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση κατανάλωσης ηλεκτρικού και φυσικού αερίου και αύξηση των κερδών από τους φόρους άνθρακα.

Γραφικά το μοντέλο μπορεί να παρασταθεί ως εξής:

Διάγραμμα 3: Γραφική αναπαράσταση του DER-CAM

1.5.2	Περιορισμοί του μοντέλου

Η μοντελοποίηση των συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής παρουσιάζει διάφορες περιπλοκές. Οι κυριότεροι περιορισμοί του μοντέλου περιγράφονται παρακάτω. Οι πρώτοι δύο αναφέρονται στην εφαρμογή του μοντέλου ενώ οι υπόλοιποι στο μοντέλο αυτό καθεαυτό.

- Η πρόβλεψη των κινήσεων των πελατών μπορεί να μην ταυτίζεται με αυτό που τελικά θα κάνουν. Ο περιορισμός έγκειται στο ότι το μοντέλο περισσότερο καθορίζει το τι πρέπει να κάνει ο πελάτης και λιγότερο αυτό που θα κάνει. Ακόμη και αν το μοντέλο είχε τη δυνατότητα να εκτιμά με ακρίβεια από την οπτική του ενεργειακού μηχανικού τα πακέτα των τεχνολογιών DER που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πελάτη για ισχύ, θέρμανση και ψύξη, μπορεί να μην παρέχει αρκετές πληροφορίες για το πώς μπορεί να αντιδράσει ο πελάτης στον πραγματικό κόσμο.  Αυτό οφείλεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες τιμές και κόστος των τεχνολογιών, σε προδιαγραφές των τοποθεσιών των πελατών που ποικίλλουν με τρόπους που δεν περιλαμβάνονται στο μοντέλο, σε κανονισμούς και κίνητρα από την περιβαλλοντική πολιτική του κράτους και φυσικά τη διαθεσιμότητα ανά τόπους των τεχνολογιών DER.

- Τα δεδομένα για το οικονομικό κόστος και τα οφέλη έχουν ληφθεί σε μια συγκεκριμένη στιγμή και δεν υπολογίζεται η μεταβολή τους μέσα στο χρόνο κατά το σχεδιασμό του έργου ούτε, υποθετικά, κατά την εγκατάσταση και λειτουργία του. Υπάρχουν πολλές χρονικές στιγμές στις οποίες μπορεί να υπολογιστεί το κόστος: κατά τη διάρκεια της αρχικής τεχνικοοικονομικής μελέτης, τη στιγμή της απόφασης για το ποιες τεχνολογίες DER θα εγκατασταθούν, τη στιγμή εκκίνησης του έργου ή κατά την εγκατάστασή του ή τέλος, αφού το έργο εγκατασταθεί και λειτουργεί. Η τελευταία επιλογή είναι μάλλον και η καλύτερη αφού περιλαμβάνει και τις υπερβάσεις κατά τη λειτουργία και συντήρηση. Η διαφορά μεταξύ του αρχικά υπολογισμένου κόστους και του πραγματικού μπορεί να είναι μεγάλη ακόμη και αν κρατούνται αναλυτικά και ακριβή αρχεία. Το μοντέλο απαιτεί όλα τα οικονομικά δεδομένα να έχουν ληφθεί την ίδια χρονική στιγμή όμως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό γιατί δεν υπάρχουν όλα τα δεδομένα διαθέσιμα για την ίδια χρονική περίοδο. Επίσης, η λήψη τους σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν επιτρέπει τη διαφοροποίηση του κόστους μέσα στο χρόνο. Τελικά, η αντίληψη για το κόστος και την αξιοπιστία ενός DER συστήματος μπορεί να είναι πιο σημαντική από το πραγματικό κόστος και την πραγματική λειτουργία. Εξαιτίας της δυσκολίας που εμφανίζεται στην απόκτηση δεδομένων λειτουργίας με ακρίβεια, πολλές φορές η λήψη των αποφάσεων επηρεάζεται από την αντίληψη μας για το πώς λειτουργούν οι τεχνολογίες. Αυτή η αντίληψη διαμορφώνεται από χρόνια εμπειρίας, ενεργειακούς παράγοντες, τους πωλητές των τεχνολογιών, επιτόπου επισκέψεις και πληροφορίες από διάφορους συναδέλφους.

Οι υπόλοιποι περιορισμοί οφείλονται στην ίδια τη δομή του μοντέλου:

- Η παραγωγή θερμότητας από συμπαραγωγή έχει πολλές μορφές και ιδιότητες. Το μοντέλο υποθέτει ότι όλη η θερμότητα είναι ίδια. Σε ένα πραγματικό σύστημα συμπαραγωγής όμως, τα επιμέρους χαρακτηριστικά όπως ο συγκεκριμένος τύπος και η ικανότητα της τελικής χρήσης, οι θερμοκρασίες, ο ρυθμός ροής, οι αποστάσεις, η πίεση και οι καμπύλες αποδοτικότητας, παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Ένα θερμοδυναμικό μοντέλο χρειάζεται όλους αυτούς τους παράγοντες για να μελετηθεί σωστά. Όμως, εξαιτίας των περιορισμένων διαθέσιμων δεδομένων, ήταν αδύνατο να προσφερθούν τέτοιες λεπτομέρειες.

- Συγκεκριμένες εφαρμογές καθορίζουν την απόδοση των τεχνολογιών και το κόστος των προσθέτων εγκαταστάσεων που απαιτούνται. Η σχεδίαση και εγκατάσταση ενός συστήματος διεσπαρμένης παραγωγής παρουσιάζει διάφορες δυσκολίες που δε συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο. Οι επιπλέον υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνουν σημαντικό κόστος και φασαρία. Επίσης, υπάρχει κρυμμένο κόστος συντήρησης των τεχνολογιών που δεν υπολογίζεται όπως για παράδειγμα η πρόσληψη ενός ειδικού στην επιδιόρθωση των τουρμπινών. Τέλος, τα δίκτυα διανομής θερμότητας έχει υποτεθεί ότι λειτουργούν στο 100% της απόδοσής τους ενώ στην πραγματικότητα παρουσιάζουν κάποιες απώλειες.

- Κάθε τεχνολογία συμπαραγωγής δεν έχει σταθερή απόδοση μετατροπής της κατανάλωσης καυσίμου σε θερμική ή ψυκτική ισχύ. Όμως, εξαιτίας της δυσκολίας απόκτησης αυτών των δεδομένων και εισαγωγής τους στο μοντέλο υποθέτουμε ότι οι αποδόσεις είναι σταθερές. Τελικά όμως, αυτός ο περιορισμός δεν είναι δραστικός γιατί οι περισσότερες τεχνολογίες μένουν κοντά στη βέλτιστη απόδοση τους για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών.

- Ο υπολογισμός των φορτίων από το λογισμικό μοντελοποίησης κτιρίων DOE-2 δεν είναι απόλυτα ακριβής. Για παράδειγμα, το μοντέλο δε λαμβάνει υπόψη του τα χαρακτηριστικά θερμικής μάζας του κάθε κτιρίου και την επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας.

- Το μοντέλο υποθέτει ότι η συμπαραγωγή και η ψύξη μαζί με την ικανότητα  παραγωγής αποτελούν απαραιτήτως ένα πακέτο και δεν είναι διαχωρισμένες τεχνολογίες που απαιτούν τη λήψη διαφορετικών αποφάσεων. Αυτή η υπόθεση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση υιοθέτησης πολλών τεχνολογιών

- Μόνο ένα υποσύνολο των διαθέσιμων τεχνολογιών διεσπαρμένης παραγωγής είναι διαθέσιμο. Αυτό ισχύει περισσότερο για νέες, εκκολαπτόμενες τεχνολογίες όπως μικροτουρμπίνες και κυψέλες καυσίμου.

- Δε λαμβάνεται υπόψη το ρίσκο που σχετίζεται με το να μην περιμένει κανείς να αγοράσει μια τεχνολογία DER αργότερα πιθανώς σε καλύτερη τιμή ή να αγοράσει μια καλύτερη και πιο αξιόπιστη τεχνολογία. Αυτό το ρίσκο δεν έχει μπορέσει να ποσοτικοποιηθεί και γι’ αυτό δεν έχει εισαχθεί στο μοντέλο.

- Δε λαμβάνεται υπόψη η αξιοπιστία του εξοπλισμού. Υποθέτουμε ότι ο εξοπλισμός είναι 100% αξιόπιστος και διαθέσιμος ενώ αυτό δε συμβαίνει συνήθως.

- Το μελλοντικό κόστος για διάφορους τομείς υπολογίζεται μέσω του παρελθοντικού κόστους. Παρόλο που αυτή είναι η μόνη διαθέσιμη μέθοδος, δεν οδηγεί πάντα στα πραγματικά αποτελέσματα.

- Το κόστος για τις τεχνολογίες μπορεί να εξαρτάται από την τοποθεσία που θα εγκατασταθεί εξαιτίας των μεταφορικών και κάποιων φυσικών διαφοροποιήσεων, γεγονός που δεν υπολογίζεται από το μοντέλο.

- Δεν υπολογίζεται η αποτελεσματικότητα του τμήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της εταιρίας παραγωγής της κάθε τεχνολογίας που μπορεί να κάνει μια τεχνολογία πιο δελεαστική από άλλη προσφέροντας εκπτώσεις και προσφορές.

- Σε κάποιες περιπτώσεις δε βρέθηκαν όλα τα απαραίτητα δεδομένα και έγιναν κάποιες υποθέσεις.

1.5.3	Προσέγγιση από τη συγκεκριμένη εργασία

Στη συγκεκριμένη εργασία, το μικροδίκτυο και η υιοθέτηση τεχνολογιών DER μελετάται από την πλευρά του πελάτη. Ερευνώνται μέθοδοι για την ελαχιστοποίηση του κόστους για την ικανοποίηση όλων των ηλεκτρικών και θερμικών αναγκών του. Τεχνικές για τη βέλτιστη επίλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κόστους για την προμήθεια ηλεκτρισμού αναπτύσσονται για πολλά χρόνια για το σχεδιασμό και τη λειτουργία συστημάτων σε επίπεδο οργανισμών κοινής ωφέλειας. Από τη στιγμή που το πρόβλημα στο επίπεδο του πελάτη είναι ουσιαστικά παρόμοιο με αυτό στο επίπεδο του οργανισμού, μπορούν να υιοθετηθούν οι καθιερωμένες μέθοδοι. Αυτές περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της εγκατάστασης διεσπαρμένης παραγωγής και της παραγωγής μέρους ή όλης της ηλεκτρικής του ενέργειας από ίδια μέσα. Το DER-CAM μοντελοποιεί τις συγκεκριμένες περιοχές κι επιλέγει τα βέλτιστα DER συστήματα για να εγκατασταθούν παράλληλα στο μακροδίκτυο δεδομένων των χρεώσεων, του κόστους καυσίμων και των χαρακτηριστικών της απόδοσης του υλικού.

Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιεί την απόβλητη θερμότητα για την κάλυψη θερμικών φορτίων χώρων ή νερού και επίσης, όπου εφαρμόζεται, για την κάλυψη ψυκτικών φορτίων με χρήση ψυκτών απορρόφησης. Οι χρεώσεις του ηλεκτρικού και οι ανταγωνιστικές χρεώσεις του αερίου μαζί με τις επεκτεινόμενες τεχνολογικές επιλογές διαφορετικού κόστους και ρυθμού θερμότητας δημιουργούν μια εξαιρετική ευκαιρία για το DER-CAM να βρει το συνδυασμό ελάχιστου κόστους για την τοπική παραγωγή, χρήση φυσικού αερίου και αγορά ηλεκτρικού.

Η προσθήκη CHP στο DER-CAM είναι τρομακτικής σημασίας, αφού, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, αυτή είναι που κάνει ανταγωνιστική την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών απέναντι στην εξάρτηση από το μακροδίκτυο. Τα τεχνολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο έχουν συλλεχθεί από διάφορες πηγές για να αποτελέσουν ένα σετ δεδομένων που περιλαμβάνουν παραμέτρους κόστους και λειτουργίας για τις DER επιλογές που ήταν διαθέσιμες για εγκατάσταση. Το DER-CAM έτρεξε για ένα σύνολο κατοικιών και επιχειρήσεων σε μια γειτονιά της California που υποθετικά λειτουργεί σα μικροδίκτυο. Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια ανάλογα με την αγορά ηλεκτρικού και τις διάφορες τεχνολογίες που εγκαθίστανται.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το DER-CAM είναι ο βέλτιστος συνδυασμός τοπικής παραγωγής και ανάκτησης θερμότητας, ένα βασικό πρόγραμμα λειτουργίας για το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός και συνοπτικά αποτελέσματα για την κάθε περίπτωση, όπως ο συνολικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, παραγωγή ηλεκτρισμού και αγορές από το δίκτυο ανά ώρα κλπ.

2.	Τεχνολογίες

2.1	 DER – Διασπαρμένης Παραγωγής

Οι τεχνολογίες διασπαρμένης παραγωγής αναπτύσσονται διαρκώς με αποτέλεσμα οι τεχνολογίες που θα κυριαρχούν στα μικροδίκτυα σε μερικά χρόνια να μην είναι ακόμη εμπορικά διαθέσιμες. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες για τη συγκεκριμένη εργασία είναι γεννήτριες μικρής κλίμακας (<500kW) όπως ντιζελογεννήτριες, μικροτουρμπίνες και κυψέλες καυσίμου με ή χωρίς εξοπλισμό συμπαραγωγής όπως θέρμανση νερού και χώρων και ψύξη απορρόφησης. Επίσης εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά με διάφορες ονομαστικές ισχύεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν εδώ είναι σχετικά περιορισμένα και κάποια από αυτά δεν είναι αρκετά αξιόπιστα. Συνεπώς, τα αποτελέσματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σκεπτικισμό.

Για την κάθε τεχνολογία DER αναφέρονται κάποιες παράμετροι. Οικονομικές παράμετροι είναι τα capcost, OMFix, OMVar. Το αρχικό κόστος (capcost)  περιλαμβάνει το κόστος για την απόκτηση του εξοπλισμού και το εκτιμώμενο κόστος εγκατάστασης και εκφράζεται σε $/kW, το σταθερό κόστος λειτουργίας και συντήρησης (OMFix) είναι το κόστος που σχετίζεται με την τεχνολογία ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο χρησιμοποιείται και εκφράζεται σε $/kW/yr και το μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης (OMVar) είναι ευθέως ανάλογο της χρήσης της τεχνολογίας και εκφράζεται σε $/kWh.

Εκτός από τις οικονομικές παραμέτρους, υπάρχουν και οι θερμοδυναμικές. Για να υπολογιστούν το κόστος καυσίμων, οι τιμές των καυσίμων και το θερμιδικό περιεχόμενο απαιτούνται δείκτες θερμότητας. Για να συνυπολογιστεί η συμπαραγωγή είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πόση θερμότητα μπορεί να ανακτηθεί από την κάθε τεχνολογία και πόσο καύσιμο πρέπει να καταναλωθεί για να ικανοποιήσει την ισορροπία του θερμικού φορτίου. Ο δείκτης θερμότητας (heat rate) δείχνει πόσο καύσιμο απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας και μετράται σε kJ/kWh. Η ηλεκτρική απόδοση μιας γεννήτριας μπορεί να υπολογιστεί από το δείκτη θερμότητας αν πρώτα το μετατρέψουμε σε kJ/kJ διαιρώντας με 3600 kJ/kWh και στη συνέχεια πάρουμε τον αντίστροφο αυτής της τιμής. Για παράδειγμα, μια μικροτουρμπίνα MTL-30 έχει δείκτη θερμότητας 12186 kJ/kWh. Έτσι, 12186/3600=3.385 kJ(fuel)/kJ(electricity) και 1/3.385 = 0.295 kJ(electricity)/kJ(fuel) δηλαδή απόδοση 29.5%. Μια άλλη θερμοδυναμική παράμετρος είναι ο παράγοντας άλφα ή TERatio που περιγράφει πόση χρήσιμη θερμική ενέργεια παράγεται ανά ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια δεδομένη τεχνολογία παραγωγής και είναι ένας αδιάστατος λόγος ενεργειακών όρων. Μόνο η θερμότητα στα αέρια καύσης υπολογίζεται σε αυτό το λόγο.

Πέντε είδη τεχνολογιών διεσπαρμένης παραγωγής εγκαθίστανται:

2.1.1	Ντιζελογεννήτριες

Μηχανές εσωτερικής καύσης που λειτουργούν χρησιμοποιώντας τον κύκλο diesel. Το χαρακτηριστικό τους είναι η χρήση ανάφλεξης υπό πίεση για την καύση του καυσίμου, το οποίο εισάγεται στο θάλαμο καύσης κατά τη διάρκεια του τελικού σταδίου της συμπίεσης. Η διαφορά τους με μια μηχανή που λειτουργεί με βενζίνη, η οποία χρησιμοποιεί τον κύκλο του Όττο, είναι ότι στη δεύτερη, ένα μίγμα καυσίμου και αέρα αναφλέγεται από  ένα σπινθηριστήρα (μπουζί). Χρησιμοποιήθηκαν 20 διαφορετικά είδη ντιζελογεννητριών με ονομαστική ισχύ κυμαινόμενη από 25 έως 600 kW.  Οι τρέχοντες περιορισμοί στις ώρες λειτουργίας τους δεν τις καθιστούν ανταγωνιστικές υποψηφίους για συμπαραγωγή. Συνεπώς, το DER-CAM υπολογίζει τις ντιζελογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικού μόνο και επιβάλλει περιορισμούς χρήσης σύμφωνα με τους κανονισμούς ελέγχου της ποιότητας του αέρα.

2.1.2	Γεννήτριες φυσικού αερίου

Μηχανές εσωτερικής καύσης όπως και οι ντιζελογεννήτριες που όμως καταναλώνουν φυσικό αέριο και όχι diesel. Χρησιμοποιήθηκαν 5 διαφορετικά είδη γεννητριών φυσικού αερίου με ονομαστική ισχύ κυμαινόμενη από 25 έως 500 kW.

2.1.3	Μικροτουρμπίνες

Περιστροφικές μηχανές που παράγουν ενέργεια από τη ροή αερίου υπό πίεση. Αποτελούνται από έναν συμπιεστή που συνδέεται με μια τουρμπίνα μέσω ενός θαλάμου καύσης. Οι μικροτουρμπίνες μπορούν να λειτουργήσουν με τη μέθοδο του απλού κύκλου ή της ανάκτησης θερμότητας. Σε έναν στρόβιλο απλού κύκλου, χωρίς ανάκτηση, μέσα στον καυστήρα προστίθεται ενέργεια στο ρεύμα αερίου, αέρας αναμιγνύεται με καύσιμο και αναφλέγεται.  Η καύση αυξάνει την θερμοκρασία, την πτητικότητα και τον όγκο του αερίου. Αυτό κατευθύνεται προς τις λεπίδες της τουρμπίνας, περιστρέφοντάς τη και ενεργοποιώντας το συμπιεστή. Οι μικροτουρμπίνες απλού κύκλου έχουν χαμηλότερο κόστος, υψηλότερη αξιοπιστία και περισσότερη θερμότητα διαθέσιμη για τις εφαρμογές συμπαραγωγής, από ότι οι μονάδες ανάκτησης θερμότητας. Οι μονάδες ανάκτησης θερμότητας χρησιμοποιούν έναν εναλλάκτη θερμότητας από φύλλα μετάλλου, που ανακτά τμήμα της θερμότητας από το ρεύμα αέρα που κατευθύνεται προς την εξάτμιση και το μεταβιβάζει στο εισερχόμενο κρύο ρεύμα αέρα. Ο προθερμασμένος αέρας χρησιμοποιείται έπειτα στη διαδικασία καύσης. Η προθέρμανση του αέρα, μειώνει την ποσότητα των απαιτούμενων καυσίμων για την αύξηση της θερμοκρασίας του στο απαραίτητο επίπεδο στην είσοδο του στροβίλου. Ο λόγος της ηλεκτρικής προς τη θερμική ενέργεια στις μονάδες ανάκτησης θερμότητας έχει υψηλότερη τιμή από τις μονάδες χωρίς ανάκτηση και, επιπλέον, οι πρώτες μπορούν να κάνουν εξοικονόμηση καυσίμων σε ποσοστό 30 με 40%, από τη διαδικασία της προθέρμανσης.

Ένας τεχνικός ρυθμίζει μια μικροτουρμπίνα Capstone

Τα πλεονεκτήματα των μικροτουρμπίνων είναι πολλά. Έχουν σχεδόν αθόρυβη λειτουργία με λίγες δονήσεις, χαμηλά επίπεδα εκπομπής καυσαερίων, θερμικές αποδοτικότητες της τάξεως του 5-30%, υψηλές ταχύτητες της τάξης των 60,000 rpm, μικρές ανάγκες συντήρησης και ταυτόχρονα υψηλή αξιοπιστία. Σε περιπτώσεις όπου τα τιμολόγια του αερίου είναι χαμηλά – που είναι και το σύνηθες - ενώ η ηλεκτρική ενέργεια σχετικά ακριβή, καθίσταται πιο οικονομική η χρησιμοποίηση μονάδων μικροτουρμπίνων αντί της ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου. Αντίθετα από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας, οι μικροτουρμπίνες μπορούν να χρησιμοποιούνται από ιδιώτες αφού εγκαθίστανται εύκολα, έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη ζήτηση της ενέργειας – οικία ή επιχείρηση. Καταλαμβάνουν όγκο όχι μεγαλύτερο από έναν τηλεφωνικό θάλαμο και παράγουν ισχύ εύρους συνήθως από 25 ως 300kW. Έχοντας ως μέτρο σύγκρισης τους μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι ολόκληρα κτίρια με παραγόμενη ισχύ από 600MW ως 1000MW, το μικρό μέγεθος των μικροτουρμπίνων είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, που επιτρέπει την τοποθέτησή τους ακριβώς δίπλα στο φορτίο. Το γεγονός αυτό αποβάλλει τις ενεργειακές απώλειες που εμφανίζονται συνήθως κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα σημεία της ζήτησης. Αυτές οι απώλειες μεταφοράς είναι αρκετά σημαντικές και ανέρχονται συχνά στο 7% της παραγόμενης ισχύος.

Μερικές μικροτουρμπίνες δίνουν τη δυνατότητα να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από τη θερμότητα των αερίων εξάτμισης.  Η θερμότητα χρησιμοποιείται για την παραγωγή υδρατμών που διαφεύγουν μέσω ενός δεύτερου συνόλου λεπίδων στροβίλου, που περιστρέφουν μια δεύτερη ηλεκτρική γεννήτρια. Αυτά τα συστήματα είναι πολύ μεγαλύτερα και ακριβότερα, αλλά λειτουργούν αποτελεσματικότερα.

Οι μικροτουρμπίνες έχουν περίπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία τους επιτρέπουν να παρέχουν ασφαλή και αποδοτική λειτουργία με διαρκή έλεγχο της κατάστασης τους.

Χρησιμοποιήθηκαν 9 τύποι μικροτουρμπίνων διαφορετικών κατασκευαστριών εταιριών και ονομαστικής ισχύος από 28 έως 100 kW.

2.1.4	Κυψέλες καυσίμου

H κυψέλη καυσίμου είναι μια ηλεκτροχημική συσκευή που καταναλώνει υδρογόνο και οξυγόνο και παράγει ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και νερό. Οι κυψέλες καυσίμου αποτελούνται από δυο ηλεκτρόδια (την άνοδο και την κάθοδο), τα οποία διαχωρίζονται από έναν ηλεκτρολύτη. Ο ηλεκτρολύτης είναι από πολυμερές ή άλλο υλικό, το οποίο επιτρέπει την διέλευση ιόντων, αλλά όχι τη διέλευση των ηλεκτρονίων. Ένα καύσιμο που περιέχει υδρογόνο (π.χ. φυσικό αέριο) εισάγεται από την πλευρά της ανόδου, όπου τα ηλεκτρόνια του υδρογόνου ελευθερώνονται και κινούνται σε ένα εξωτερικό κύκλωμα δίδοντας ηλεκτρικό ρεύμα. Τα θετικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου διαπερνούν τον ηλεκτρολύτη και φτάνουν στην κάθοδο, όπου ενώνονται με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και το οξυγόνο, παράγοντας νερό. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία του ιονισμού του υδρογόνου χρησιμοποιείται ένας καταλύτης υψηλής αγωγιμότητας στα ηλεκτρόδια (π.χ. πλατίνα). Όταν το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι καθαρό υδρογόνο, τα μόνα παράγωγα της διεργασίας αυτής είναι ηλεκτρικό ρεύμα, καθαρό νερό και θερμότητα.

Συστήματα κυψελών καυσίμου μικρής ισχύος

Εφαρμογή κυψελών καυσίμου στις μεταφορές

Πίνακας 3: Τύποι κυψελών καυσίμου

Αν και το καταλληλότερο καύσιμο είναι το καθαρό υδρογόνο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα άλλα καύσιμα που είναι φορείς υδρογόνου και τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται συνηθέστερα είναι το φυσικό αέριο.

Είχαμε 9 επιλογές για κυψέλες καυσίμου από τις οποίες μόνο μία, η PAFC-200 συνυπολογίζεται για συμπαραγωγή αφού για τις άλλες δεν υπήρχε διαθέσιμη η τιμή TERatio. Επειδή όμως οι κυψέλες καυσίμου παράγουν σημαντική ποσότητα απόβλητης θερμότητας, μελλοντικές μελέτες θα έπρεπε να συνυπολογίσουν όλες αυτές σαν πηγή θερμότητας.

2.1.5	Φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να μετατρέψουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Η Ελλάδα, χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, προσφέρεται για την εγκατάσταση φ/β συστημάτων. Η μέση ημερήσια ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα είναι 4,6 kWh/m2 και η επιφάνεια των εγκαταστημένων συλλεκτών στη χώρα μας ανέρχεται περίπου σε 2.000.000 m², το 50% περίπου, της επιφάνειας εγκατεστημένων συλλεκτών της Ευρώπης. Οι συλλέκτες αυτοί ανήκουν κυρίως σε μικρά οικιακά συστήματα.

Τα Φ/Β πλαίσια έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο (solar cell) που είναι ένας κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός λεπτού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Αποτελούνται από κατάλληλα επεξεργασμένους δίσκους πυριτίου (ηλιακά στοιχεία ή solar cells) που βρίσκονται ερμητικά σφραγισμένοι μέσα σε πλαστική ύλη για να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και κυρίως την υγρασία. Η μπροστινή όψη του πλαισίου προστατεύεται από ανθεκτικό γυαλί. Η κατασκευή αυτή, που δεν ξεπερνά σε πάχος τα 4 με 5 χιλιοστά του μέτρου, τοποθετείται συνήθως σε πλαίσιο αλουμινίου, όπως στους υαλοπίνακες των κτιρίων. Τα εσωτερικά είναι διασυνδεδεμένα εν σειρά και παραλλήλω ανάλογα με την εφαρμογή.

Εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα

Η πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Τα Φ/Β στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ή γεννήτριες (module), τυπικής ισχύος από 20W έως 300W. Οι Φ/Β γεννήτριες συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες (arrays).

Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο ή την ηλιακή γεννήτρια ρεύματος και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία. Για αυτόνομα συστήματα υπάρχει επίσης το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες.

Όταν τα Φ/Β πλαίσια εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν ποσοστό 14% περίπου της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Εφαρμογές Φ/Β συστημάτων:

- Τροφοδότηση καταναλωτών μικρής κλίμακας ισχύος όπως τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, εξωτερικό φωτισμό κήπων και προϊόντων όπως φορητούς υπολογιστές και φανούς

- Τροφοδότηση απομονωμένων συστημάτων δηλαδή κατοικιών ή άλλων εγκαταστάσεων που χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα και δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο όπως είναι συστήματα τηλεπικοινωνιών, πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου κλπ

- Μεγάλοι φ/β σταθμοί παραγωγής μεγέθους 50kWp έως μερικά MWp που διοχετεύουν την παραγόμενη ενέργεια απευθείας στο δίκτυο.

- Οικιακά φ/β συστήματα μεγέθους 1,5kWp έως 20kWp, εγκαταστημένα σε στέγες ή προσόψεις κατοικιών, τροφοδοτούν τις ανάγκες του κτιρίου σε ηλεκτρικό ρεύμα και διοχετεύουν την πλεονάζουσα ενέργεια πίσω στο δίκτυο

Πλεονεκτήματα Φ/Β συστημάτων:

- Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και σε πολύ μικρή κλίμακα, π.χ. σε επίπεδο μερικών δεκάδων W ή και mW.

- Είναι εύχρηστα. Τα μικρά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν από τους ίδιους τους χρήστες.

- Μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στις πόλεις, ενσωματωμένα σε κτίρια και δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον.

- Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήματα).

- Είναι βαθμωτά συστήματα, δηλαδή μπορούν να επεκταθούν σε μεταγενέστερη φάση για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών, χωρίς μετατροπή του αρχικού συστήματος.

- Λειτουργούν αθόρυβα, εκπέμπουν μηδενικούς ρύπους, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

- Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν μηδενικές.

- Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά τη λειτουργία. Οι εγγυήσεις που δίνονται από τους κατασκευαστές για τις Φ/Β γεννήτριες είναι περισσότερο από 25 χρόνια καλής λειτουργίας.

- Η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Φ/Β συστημάτων. Το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα είναι σήμερα συγκρίσιμο με το κόστος αιχμής ισχύος, που χρεώνει η εταιρεία ηλεκτρισμού τους πελάτες της.

Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρισμού τα Φ/Β πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά στοιχεία για την κάλυψη της οροφής, για την επένδυση της πρόσοψης ή και ως σκίαστρα. Τα πλεονεκτήματα από την ενσωμάτωση Φ/Β σε κτίρια είναι:

- Συγχρονισμός ψυκτικών φορτίων κτιρίων κατά τη θερινή περίοδο με τη μεγίστη παραγόμενη ισχύ από τα Φ/Β.

- Αποφυγή χρήσης γης για την εγκατάσταση.

- Αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και επιτόπου κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας.

- Αυξάνεται η οικονομική απόδοση του συστήματος, λόγω αποφυγής κόστους συμβατικών οικοδομικών υλικών. Το νέο αυτό στοιχείο στην αρχιτεκτονική, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρωτότυπες λύσεις για την εμφάνιση των κτιρίων.

Τα Φ/Β συστήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη διασπαρμένη παραγωγή προσφέροντας απεξάρτηση από το πετρέλαιο και αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Στο μοντέλο περιλαμβάνονται 4 διαφορετικά φωτοβολταϊκά συστήματα με ονομαστική ισχύ από 5 έως 100 kW. Τα δεδομένα για την ηλιοφάνεια συλλέχθηκαν από τη μελέτη Siddiqui et al. 2003 [2].

| Τεχνολογία | Πλεονεκτήματα | Μειονεκτήματα | Επιλογές καυσίμου | Μέγεθος (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μικροτουρμπίνες Απόδοση 28%- 33% | • Η ανάκτηση θερμότητας βελτιώνει την απόδοση • Παράγει θερμότητα ικανή για την ικανοποίηση οικιακών ή μικρών εμπορικών εφαρμογών • Μπορεί να λειτουργήσει ως βασική γεννήτρια, γεννήτρια αιχμής ή εφεδρική • Είναι διαθέσιμη στην αγορά σε περιορισμένες ποσότητες | • Δεν παράγει αρκετή θερμότητα για την ικανοποίηση βιομηχανικών εφαρμογών | Φυσικό αέριο, προπάνιο, diesel, πολλαπλά καύσιμα | 15-250 |
| Μικρές τουρμπίνες καύσης αερίου Απόδοση 25% - 40% | • Έχει υψηλή απόδοση όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ανάκτηση θερμότητας • Είναι διαθέσιμη στην αγορά – καλύτερη υποψηφιότητα για την κάλυψη των τοπικών αναγκών >3 MW σε εφαρμογές διασπαρμένης παραγωγής • Μπορεί να λειτουργήσει ως βασική γεννήτρια, γεννήτρια αιχμής ή εφεδρική • Υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές • Σχετικά μικρό κόστος εγκατάστασης | • Υπάρχουν προοπτικές δυσβάσταχτων περιορισμών σε άδειες και τοποθεσίες εγκατάστασης • Προκύπτουν περιβαλλοντικές ανησυχίες για εκπομπές και θόρυβο • Πιθανώς να χρειαστούν αποθήκες καυσίμου | Φυσικό αέριο, μεθάνιο | 3,000-15,000 |
| Μηχανές εσωτερικής καύσης Απόδοση 28% - 37% | • Παρέχει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος όταν η εταιρία παροχής βρίσκεται εκτός λειτουργίας • Γρήγορη εκκίνηση επιτρέπει σε κάποιες εφαρμογές να λειτουργήσουν χωρίς τη χρήση UPS (φωτισμός ασφαλείας, κλιματισμός, ανελκυστήρες, κλπ) • Πολύ ώριμη και σταθερή τεχνολογία • Μπορεί να συνδεθεί παράλληλα με το δίκτυο ή άλλες γεννήτριες με πακέτα ελέγχου • Έχει υψηλή απόδοση όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ανάκτηση θερμότητας | • Συνέπεια πολιτικής ασφαλείας:Το κεφάλαιο χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί η εφεδρική γεννήτρια • Το οριακό κόστος παραγωγής σε γενικές γραμμές είναι υπέρ της τροφοδοσίας από το δίκτυο εκτός σπανίων περιπτώσεων • Προκύπτουν περιβαλλοντικές ανησυχίες για εκπομπές και θόρυβο • Πιθανώς να χρειαστούν αποθήκες καυσίμου | Diesel, φυσικό αέριο, προπάνιο, βιοαέριο, άλλα αποστάγματα | <1-6,000 |
| Κυψέλες καυσίμου Υψηλή θερμοκρασία: Απόδοση: 45% - 55% Χαμηλή θερμοκρασία: Απόδοση: 30% - 40% | • Πολύ υψηλές αποδόσεις καυσίμου από υδρογόνο σε ηλεκτρισμό • Προοπτική να λειτουργεί ως βασική γεννήτρια με την τροφοδοσία από το δίκτυο ως εφεδρική • Πιθανή οικιακή εφαρμογή ως συσκευή ενέργειας χωρίς κινούμενα μέρη • Πολύ υψηλές αποδόσεις όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ανάκτηση θερμότητας • «Πράσινη τεχνολογία»—οι μόνες εκπομπές από καύσιμο υδρογόνο είναι νερό και θερμότητα, γενικά χαμηλές εκπομπές από άλλα καύσιμα | • Λίγες συσκευές είναι διαθέσιμες στην αγορά • Οι περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες γίνονται για εφαρμογές στην αυτοκίνηση •Υπάρχει ανάγκη για διαμόρφωση καυσίμου σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές (μειώνοντας τις αποδόσεις καυσίμου σε ηλεκτρισμό) • Οι εκπομπές δεν είναι μηδενικές • Ο χρόνος εκκίνησης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της κυψέλης καυσίμου (1-2 μέρες για MCFC, 3 ώρες για PAFC, 1 ώρα για PEMFC, και 2 λεπτά για SOFC | Απευθείας υδρογόνο, φυσικό αέριο, προπάνιο, μεθανόλη, ή άλλο καύσιμο πλούσιο σε υδρογόνο μέσω διαμόρφωσης | MCFC (molten carbonate fuel cells – κυψέλη καυσίμου τηγμένου ανθρακικού άλατος): 250-2,850 PAFC (Phosphoric acid fuel cells – κυψέλη καυσίμου φωσφορικού οξέος): 200 PEMFC (proton exchange membrane fuel cells – κυψέλη καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων): 3-250 SOFC (solid oxide fuel cells – κυψέλη καυσίμου σταθεροποιημένου οξειδίου): 225-2,240 |
| Φωτοβολταϊκά | • Δεν υπάρχει μεταβλητό κόστος καυσίμου • Χωρίς κινούμενα μέρη – Οικονομική συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής •Χωρίς εκπομπές, αθόρυβα • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετρίαση της αιχμής • Υψηλή αξιοπιστία, ώριμη τεχνολογία | • Απαιτεί μεγάλη έκταση εγκατάστασης (600 ft²/kW) • Υψηλό κόστος εγκατάστασης • Δεν είναι κατάλληλο για βασική τροφοδοσία • Δεν είναι κατάλληλο για εφεδρεία εκτός αν συνοδεύεται από μονάδες αποθήκευσης • Μεταβλητή ενεργειακή παραγωγή | Κανένα | Περιορίζεται από το διαθέσιμο εμβαδό |
| Μεγάλες ανεμογεννήτριες | • Δεν υπάρχει μεταβλητό κόστος καυσίμου • Σε εφαρμογή από την εταιρία παροχής, οι μηδενικές εκπομπές μπορεί να επιτρέψουν υψηλή τιμολόγηση λόγω «πράσινης ενέργειας» • Ώριμη τεχνολογία • Πολλοί κατασκευαστές | • Ανάγκη να καλυφθούν οι απαιτήσεις για την τοποθεσία εγκατάστασης • Η παραγωγή είναι διαλείπουσα ανάλογα με τον άνεμο και η προκύπτουσα ενέργεια ποικίλλει ανάλογα με την ταχύτητα του ανέμου στο τετράγωνο ή τον κύβο ως προς το εύρος λειτουργίας. Δεν είναι κατάλληλες για εφεδρεία ή εγκατάσταση εκτός δικτύου. • Απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο για αγοραπωλησίες ενέργειας • Μπορεί να απαιτεί εμβαδό εγκατάστασης έως 100ft²/kW | Κανένα—χρειάζεται ταχύτητες ανέμου >12 mph ή και υψηλότερες κάποιες φορές | <1-1,000 |

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά τεχνολογιών DER

Πηγή: Andersen, Reprinted from Public Utility Reports, Inc., from the Summer 2001 issue of Fortnightly's Energy Customer Management

2.2	Συμπαραγωγής

Όλες οι τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής που χρησιμοποιούν καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρισμού, παράγουν και θερμότητα κατά τη διαδικασία. Το ποσό αυτής της θερμότητας που μπορεί να συλλεγεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Η ανάκτηση της θερμότητας γίνεται μέσω εναλλαγής θερμότητας μεταξύ ρευμάτων ρευστών που αποβάλλονται (π.χ. καυσαέρια, απόνερα κλπ) και ρευστών που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. αέρας καύσης, νερά διεργασιών κλπ).

Θεωρούμε ότι, μόνο η θερμότητα που προέρχεται από τα καυσαέρια, δηλαδή το προϊόν της καύσης του καυσίμου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συμπαραγωγή. Τα καυσαέρια γίνονται πιο χρήσιμα και συνεπώς πιο πολύτιμα με την αύξηση της θερμοκρασίας. Μπορεί να εξαχθεί μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας, μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές ενέργειας πιο αποδοτικά και τέλος, απαιτούνται μικρότεροι εναλλάκτες θερμότητας. Όμως, χάριν απλότητας του μοντέλου, λαμβάνουμε υπόψη μόνο το ενεργειακό περιεχόμενο και όχι την ποιότητά του. Ενεργειακό περιεχόμενο ονομάζεται το ποσό της θερμότητας που απαιτείται  για την αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων από θερμοκρασία περιβάλλοντος στην επιθυμητή υψηλή θερμοκρασία.

Τα συστήματα παραγωγής θερμότητας παρουσιάζουν πάντοτε απώλειες. Παρ' όλο που οι απώλειες θερμότητας υφίστανται σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί σωστά το μέγεθός τους, προκειμένου, σε συνδυασμό με το απαιτούμενο κόστος, να αποφασισθεί εάν είναι ορθολογική μια επένδυση για την ανάκτηση μέρους αυτών των απωλειών.

Από τεχνική άποψη, ο σκοπός ενός συστήματος ανάκτησης θερμότητας είναι η αξιοποίηση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας απορριπτόμενης θερμότητας με την απλούστερη τεχνικά λύση. Κάθε σύστημα αξιολογείται μεμονωμένα και η όποια εφαρμογή ανάκτησης θερμότητας επιλεγεί θα πρέπει να συνεπάγεται τις κατά το δυνατόν μικρότερες επεμβάσεις στο υπάρχον σύστημα.

Σε κάθε εγκατάσταση απαιτείται κατάλληλος και προσεκτικός υπολογισμός, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου οφέλους. Δεν είναι π.χ. σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί σε μία εγκατάσταση ένας πολύ μεγάλος εναλλάκτης θερμότητας για να ανακτηθεί σχεδόν όλο το ποσό θερμότητας που χάνεται, διότι αυτό θα έχει πολύ μεγάλο κόστος με δυσανάλογα μικρό όφελος.

Η ανακτώμενη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προθέρμανση του νερού ή του αέρα καύσης, αυξάνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του συστήματος παραγωγής ενέργειας, καθώς και για την κάλυψη αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας σε θερμό νερό ή θερμό αέρα.

2.2.1	Εναλλάκτες θερμότητας

Η ανάκτηση θερμότητας από τα απορριπτόμενα θερμά ρεύματα επιτυγχάνεται με εναλλάκτες θερμότητας. Εναλλάκτης θερμότητας [2],[4],[15] ονομάζεται η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της θερμικής ενέργειας μεταξύ δύο ρευστών διαφορετικής θερμοκρασίας. Οι απώλειες θερμότητας ενός λέβητα οφείλονται κυρίως στα καυσαέρια και είναι ανάλογες με την παροχή των καυσαερίων και της θερμοκρασίας τους. Τοποθετώντας έναν εναλλάκτη θερμότητας στο ρεύμα των καυσαερίων μπορεί να ανακτηθεί θερμότητα χρήσιμη για τις ανάγκες μιας μονάδας. Η ανακτώμενη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμού νερού, για την προθέρμανση αερίων, υγρών κλπ. Η θερμότητα αυτή, υπό κανονικές συνθήκες θα αποβαλλόταν στο περιβάλλον σαν απώλεια θερμότητας.

Οι εναλλάκτες θερμότητας είναι συσκευές με τις οποίες επιτυγχάνεται η μεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερμοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαμηλότερης θερμοκρασίας. Κατασκευάζονται από διαφορετικά υλικά ανάλογα με το που εφαρμόζονται. Το ανοξείδωτο ατσάλι για παράδειγμα είναι ακριβό και όχι καλός αγωγός της θερμότητας αλλά αντιστέκεται στις διαβρωτικές επιδράσεις από τη συμπύκνωση των αερίων που εξατμίζονται. Μπορούν να μεταφέρουν το 80% της θερμότητας από τα καυσαέρια σε κάποιο ρευστό – ζεστό αέρα για τη θέρμανση των χώρων και ζεστό νερό για τις απαιτήσεις σε ζεστό νερό και ψύξη απορρόφησης.

2.2.2	Ψύκτες απορρόφησης

Η ψύξη απορρόφησης είναι ένας τρόπος χρησιμοποίησης θερμότητας για την εκκίνηση ενός ψυκτικού κύκλου αντί για τη μηχανική ενέργεια που απαιτείται για να λειτουργήσει ένας συμπιεστής. Αυτή η θερμότητα παρέχεται είτε από την εκ νέου χρησιμοποίηση της απόβλητης θερμότητας από γεννήτριες και μικροτουρμπίνες είτε από την καύση φυσικού αερίου όταν η απαιτούμενη ποσότητα απόβλητης θερμότητας δεν είναι διαθέσιμη.

Με τους ψύκτες απορρόφησης – προσρόφησης [12] πραγματοποιείται μετατροπή της θερμότητας σε ψύξη. Οι τεχνολογίες της ψύξης απορρόφησης/προσρόφησης βρίσκουν επιτυχή εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμη θερμότητα και δεν υπάρχουν ανάγκες για θερμότητα αλλά υπάρχουν ανάγκες για ψύξη. Τέτοια παραδείγματα είναι τα συστήματα συμπαραγωγής, στα οποία η συμπαραγόμενη θερμότητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση χώρων (π.χ. ξενοδοχεία, νοσοκομεία, μεγάλα δημόσια κτίρια κλπ.), ενώ το καλοκαίρι διοχετεύεται σε ψύκτες απορρόφησης/προσρόφησης, οι οποίοι παράγουν ψύξη για τον κλιματισμό των χώρων.

Σε γενικές γραμμές, ο κύκλος απορρόφησης-προσρόφησης αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια:

- Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι το νερό. Με τον ψεκασμό του νερού σε ένα δοχείο, στο οποίο υπάρχουν συνθήκες κενού και την εξάτμισή του, προκαλείται πτώση της θερμοκρασίας.

- Οι υδρατμοί που παράγονται απορροφούνται-προσροφούνται από ένα διαλυτικό μέσο απορρόφησης-προσρόφησης. Τα απορροφητικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι το Βρωμιούχο Λίθιο (LiBr) και η αμμωνία. Το διάλυμα αμμωνίας χρησιμοποιείται για να επιτευχθούν χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ αποφεύγεται η τοποθέτηση τέτοιων ψυκτών σε κλειστούς χώρους. Το προσροφητικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι το Silica Gel.

- Το κορεσμένο διάλυμα αναγεννάται από μια πηγή θερμότητας (νερό θερμοκρασίας μεγαλύτερης από 70°C ή ατμό χαμηλής πίεσης) και ελευθερώνονται οι υδρατμοί.

- Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται από ένα κατάλληλο ρευστό ψύξης (νερό θερμοκρασίας μικρότερης από 35 °C)

Ψύκτης Απορρόφησης

Ο βαθμός απόδοσης ενός ψύκτη απορρόφησης/προσρόφησης (Coefficient of Performance) δίνεται από την παρακάτω σχέση:

COP = αποδιδόμενη ψύξη / καταναλισκόμενη θερμική ενέργεια

Ο βαθμός απόδοσης ενός ψύκτη είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας θερμού νερού που προσάγεται για την αναγέννηση του διαλύματος. Για τους ψύκτες απορρόφησης οι τιμές κυμαίνονται από 0,5 (για θερμό νερό 70 °C) έως και 1,1 (για ατμό). Για τους ψύκτες προσρόφησης οι τιμές κυμαίνονται από 0,7 (για θερμό νερό 70 °C) έως 0,9 (για ατμό).
Υπάρχει και η δυνατότητα άμεσης παραγωγής ψύξης από συμβατικό καύσιμο (π.χ. φυσικό αέριο) σε ψύκτες απορρόφησης άμεσης καύσης. Η διαφορά με τους προαναφερόμενους ψύκτες είναι ότι η αναγέννηση του διαλύματος (στάδιο 3) επιτυγχάνεται με τη θερμότητα καύσης φυσικού αερίου και όχι από θερμό νερό ή ατμό.

Αναλυτικά, οι τεχνολογίες που εγκαθίστανται με τα ονομαστικά τους μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Τα δεδομένα που αντιστοιχούν στην κάθε τεχνολογία είναι τα επίσημα δεδομένα που χρησιμοποιεί το εργαστήριο του BERKELEY.

Πίνακας 5: Δεδομένα τεχνολογιών DER

3.	Εκπομπές Άνθρακα

Εισάγοντας φόρους στις εκπομπές άνθρακα, μπορούμε να δείξουμε ότι όταν το μικροδίκτυο εγκαθιστά τεχνολογίες DER με συμπαραγωγή, οι εκπομπές μετριάζονται σε σχέση με την περίπτωση που δεν υπάρχει συμπαραγωγή και συνεπώς καταδεικνύονται τα πιθανά οφέλη στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από την εγκατάσταση μικρής κλίμακας τεχνολογιών συμπαραγωγής.

3.1	Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα του πλανήτη με καταστροφικές συνέπειες. Ο όρος «κλίμα», δε σημαίνει όμως καιρός. Πρόκειται για το μέσο όρο των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε μια ορισμένη περιοχή για μεγάλη χρονική περίοδο.

Η ενέργεια του ήλιου θερμαίνει την επιφάνεια της γης και, καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, η θερμότητα αντανακλάται στην ατμόσφαιρα ως ενέργεια υπεριώδους ακτινοβολίας. Ένα μέρος της ενέργειας απορροφάται στην ατμόσφαιρα από τα λεγόμενα «αέρια του θερμοκηπίου».

Πιο συγκεκριμένα, η ατμόσφαιρα λειτουργεί όπως τα τοιχώματα ενός θερμοκηπίου, αφήνοντας το ορατό ηλιακό φως να εισέλθει και απορροφώντας την εξερχόμενη ενέργεια υπεριώδους ακτινοβολίας, διατηρώντας ζεστό το εσωτερικό του. Αυτή η φυσική διαδικασία ονομάζεται "φαινόμενο του θερμοκηπίου". Χωρίς αυτό, η μέση θερμοκρασία στη γη θα ήταν -18°C, ενώ αυτή τη στιγμή φθάνει τους +15°C.

Το κλίμα παρουσίαζε, και θα παρουσιάζει για πάντα, αποκλίσεις που οφείλονται σε φυσικά αίτια. Οι φυσικές αυτές αιτίες συμπεριλαμβάνουν τις ανεπαίσθητες μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας, τις ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες μπορούν να καλύψουν τη γη με σκόνη που αντανακλά την ηλιακή θερμότητα στο διάστημα, καθώς και τις φυσικές αποκλίσεις του ίδιου του κλιματικού συστήματος.

Εντούτοις, οι φυσικές αιτίες μπορούν να εξηγήσουν μόνο ένα μικρό μέρος αυτής της θέρμανσης. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες συντελούν στην αύξηση της συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου [20], ιδιαίτερα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου και πρωτοξειδίου του αζώτου, τα οποία ενισχύουν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου και αυξάνουν τη θερμοκρασία. Η βασική ανθρώπινη δραστηριότητα που εντείνει το πρόβλημα είναι η καύση ορυκτών καυσίμων που αυξάνει το ποσό του CO2 και άλλων αερίων στην ατμόσφαιρα, οι υδρατμοί των οποίων σχηματίζουν ένα φυσικό διαχωριστικό στρώμα γύρω από τη Γη. Αυτό το στρώμα εμποδίζει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το φυσιολογικό (30%) της ανακλώμενης στην επιφάνεια της Γης ηλιακής  ακτινοβολίας να επιστρέψει στο διάστημα και το παγιδεύει στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτή η υπερθέρμανση που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας ονομάζεται "ενισχυμένο" φαινόμενο του θερμοκηπίου.

3.1.1	Τα αέρια του θερμοκηπίου

      - Υδρατμοί

Το κυριότερο αέριο του θερμοκηπίου είναι οι υδρατμοί (Η2Ο), οι οποίοι ευθύνονται για περίπου τα 2/3 του φυσικού φαινομένου του θερμοκηπίου.  Στην ατμόσφαιρα, τα μόρια του νερού δεσμεύουν τη θερμότητα που εκπέμπει η γη και έπειτα εκπέμπουν εκ νέου προς όλες τις κατευθύνσεις, θερμαίνοντας έτσι την επιφάνεια της γης πριν επιστρέψουν τελικά στο διάστημα. Οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας αποτελούν τμήμα του υδρολογικού κύκλου, ενός κλειστού συστήματος κυκλοφορίας του νερού από τους ωκεανούς και το έδαφος στην ατμόσφαιρα και από εκεί πίσω στο έδαφος μέσω της εξάτμισης και της διαπνοής, της συμπύκνωσης και της κατακρήμνισης. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν αυξάνουν τους υδρατμούς στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, o θερμότερος αέρας μπορεί να κατακρατήσει πολύ περισσότερη υγρασία και συνεπώς, οι αυξημένες θερμοκρασίες εντείνουν περαιτέρω τις κλιματικές αλλαγές.

3.1.1.2	Διοξείδιο του άνθρακα

Ο κυριότερος συντελεστής του «ενισχυμένου» φαινομένου του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Ευθύνεται παγκοσμίως για τουλάχιστον το 60% του φαινομένου. Στις βιομηχανικές χώρες, αποτελεί το 80% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Στη γη υπάρχουν πεπερασμένες ποσότητες άνθρακα, οι οποίες, όπως και το νερό, ανακυκλώνονται με τον κύκλο του άνθρακα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα στο οποίο ο άνθρακας κινείται μεταξύ της ατμόσφαιρας, της επίγειας βιόσφαιρας και των ωκεανών. Τα φυτά απορροφούν CO2 από την ατμόσφαιρα κατά τη φωτοσύνθεση. Χρησιμοποιούν τον άνθρακα για να συνθέσουν τους ιστούς τους και τον απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα όταν ξεραίνονται και αποσυντίθενται. Ο οργανισμός των ζώων και των ανθρώπων περιέχει και αυτός άνθρακα τον οποίο λαμβάνει από τα βρώσιμα φυτά ή από τα ζώα που καταναλώνουν αυτά τα φυτά. Ο άνθρακας απελευθερώνεται ως CO2 με την αναπνοή, καθώς και με το θάνατο και την αποσύνθεση. Τα ορυκτά καύσιμα είναι τα απολιθωμένα υπολείμματα νεκρών ζώων και φυτών τα οποία συντίθενται υπό συγκεκριμένες συνθήκες σε διάστημα εκατομμυρίων ετών και συνεπώς έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα. Με την ευρεία έννοια, το κάρβουνο δεν είναι παρά υπολείμματα καμένων δασών, ενώ το πετρέλαιο προέρχεται από τη χλωρίδα των ωκεανών. (Οι ωκεανοί απορροφούν CO2, που χρησιμοποιείται σε διαλυμένη μορφή για τη φωτοσύνθεση της θαλάσσιας χλωρίδας.)

Πολλά δισεκατομμύρια τόνοι άνθρακα ανταλλάσσονται με φυσικό τρόπο κάθε χρόνο μεταξύ της ατμόσφαιρας, των ωκεανών και της επίγειας χλωρίδας. Τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα παρουσιάζουν αποκλίσεις μικρότερες από 10% κατά τη διάρκεια των 10000 χρόνων που προηγήθηκαν της βιομηχανικής επανάστασης. Ωστόσο, από το 1800 η συγκέντρωσή του έχει αυξηθεί κατά περίπου 30%, καθώς τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων καίγονται για να παραχθεί ενέργεια, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες. Σήμερα εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια τόνους CO2 το χρόνο. Πρόσφατα, Ευρωπαίοι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι τρέχουσες συγκεντρώσεις CO2 στην ατμόσφαιρα είναι τώρα υψηλότερες από ποτέ τα τελευταία 650000 χρόνια. Πραγματοποιήθηκε πυρηνοληψία πάγου σε βάθος άνω των 3 χιλιομέτρων στους πάγους της Ανταρκτικής οι οποίοι διαμορφώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Ο πάγος περιέχει φυσαλίδες αέρα, οι οποίες μας δίνουν πληροφορίες για την ατμοσφαιρική σύσταση σε διάφορες εποχές της ιστορίας του πλανήτη. Το CO2 μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα για 50-200 χρόνια, ανάλογα με τον τρόπο ανακύκλωσης και επιστροφής του στο έδαφος και τους ωκεανούς.

Εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), του οποίου η περιεκτικότητα στην ατμόσφαιρα παίζει καταλυτικό χαρακτήρα για την απορρόφηση θερμότητας και επομένως αύξησης της θερμοκρασίας και μεγάλη συμβολή στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου», υπάρχουν και άλλα αέρια των οποίων το μόριο έχει ανάλογες ιδιότητες απορρόφησης και συγκράτησης της υπέρυθρης ακτινοβολίας και σημαντικής συμβολής στο φαινόμενο. Τέτοια είναι το μεθάνιο (CH4), τα οξείδια του Αζώτου (ΝΟx) και το "Φρέον" (Χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες), με πολλαπλάσια ως προς το διοξείδιο του άνθρακα ικανότητα απορρόφησης της θερμότητας, η οποία ξεκινά από 25 φορές για το μεθάνιο, ανέρχεται σε 230 για τα οξείδια του Αζώτου και φθάνει μέχρι 15.000 για το Φρέον.

3.1.1.3	Μεθάνιο

Το δεύτερο σημαντικότερο αέριο που ευθύνεται για το ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το μεθάνιο (CH4). Από τις απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις μεθανίου έχουν διπλασιαστεί και συμβάλλουν κατά περίπου 20% στην ενίσχυση του φαινομένου. Στις βιομηχανικές χώρες, το μεθάνιο αποτελεί συνήθως το 15% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Το μεθάνιο συντίθεται κατά κύριο λόγο από βακτήρια που ενισχύονται με οργανικές ύλες ελλείψει οξυγόνου. Συνεπώς εκπέμπεται από διάφορες φυσικές πηγές και πηγές που επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, με κυριότερες τις τελευταίες. Οι φυσικές πηγές περιλαμβάνουν υγροτόπους, τερμίτες και ωκεανούς. Οι πηγές που επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα περιλαμβάνουν την εξόρυξη και την καύση ορυκτών καυσίμων, την κτηνοτροφία (τα βοοειδή καταναλώνουν φυτά, τα οποία ζυμώνονται στο πεπτικό τους σύστημα και τα οποία εκπέμπουν μεθάνιο μέσω της εκπνοής και των περιττωμάτων τους), τις ρυζοκαλλιέργειες (οι ορυζώνες παράγουν μεθάνιο καθώς οι οργανικές ύλες του εδάφους αποσυντίθενται χωρίς αρκετό οξυγόνο) και τους χώρους ταφής (κι εδώ τα οργανικά απόβλητα αποσυντίθενται χωρίς αρκετό οξυγόνο). Το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα δεσμεύει 23 φορές πιο αποτελεσματικά το CO2. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής του είναι μικρότερη και κυμαίνεται από 10 έως 15 χρόνια.

3.1.1.4	Μονοξείδιο του αζώτου

Το μονοξείδιο του αζώτου (N2O) απελευθερώνεται με φυσικό τρόπο από τους ωκεανούς και τα παρθένα δάση, καθώς και από τα βακτήρια του εδάφους. Οι πηγές που επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα περιλαμβάνουν τα αζωτούχα λιπάσματα, την καύση ορυκτών καυσίμων και τη βιομηχανική χημική παραγωγή με χρήση αζώτου, όπως είναι η επεξεργασία λυμάτων. Στις βιομηχανικές χώρες, το N2O αποτελεί το 6% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Όπως το CO2 και το μεθάνιο, έτσι και το μονοξείδιο του αζώτου είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου, του οποίου τα μόρια απορροφούν θερμότητα που προσπαθεί να διαφύγει στο διάστημα. Το N2O είναι 310 φορές πιο αποτελεσματικό από το CO2 στην απορρόφηση της θερμότητας. Από τις απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι συγκεντρώσεις υποξειδίου του αζώτου στην ατμόσφαιρα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 16% και συμβάλλουν κατά 4 – 6 % στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

      - Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (Φρέον)

Είναι τα μόνα αέρια θερμοκηπίου που δεν έχουν συντεθεί με φυσικό τρόπο, αλλά έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο για βιομηχανικούς σκοπούς. Το μερίδιό τους στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις βιομηχανικές χώρες είναι περίπου 1,5%. Όμως, είναι εξαιρετικά ισχυρά αφού μπορούν να δεσμεύσουν θερμότητα 22000 φορές πιο αποτελεσματικά από το CO2 και παραμένουν στην ατμόσφαιρα για χιλιάδες χρόνια. Τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου περιλαμβάνουν τους υδροφθοράνθρακες (HFCs) που χρησιμοποιούνται για την ψύξη και την κατάψυξη συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κλιματισμού, το εξαφθοριούχο θείο (SF6) που χρησιμοποιείται για παράδειγμα στην ηλεκτρονική βιομηχανία και τους υπερφθοράνθρακες (PFC) που εκπέμπονται κατά την παραγωγή αλουμινίου και χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική βιομηχανία. Αδιαμφισβήτητα, τα γνωστότερα από αυτά τα αέρια είναι οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) που δεν είναι μόνον φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, αλλά καταστρέφουν και το στρώμα του όζοντος. Αποσύρονται σταδιακά από την κυκλοφορία σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος.

3.1.2	Μέτρηση των αερίων του θερμοκηπίου

Οι συγκεντρώσεις αερίων στην ατμόσφαιρα μπορούν να εκφραστούν σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) ή δισεκατομμύριο (ppb). Το ppm αντιστοιχεί σε 1 κυβικό εκατοστό αερίου ανά κυβικό μέτρο αέρα. Επίσης, 1 ppm σημαίνει ότι υπάρχει ένα μόριο του εν λόγω αερίου ανά 1.000.000όρια όλων των αερίων που περιέχονται στον αέρα.

Ωστόσο, ορισμένα αέρια θερμοκηπίου απορροφούν ραδιενέργεια πιο αποτελεσματικά από άλλα, καθώς απορροφούν ραδιενέργεια σε διαφορετικά μήκη κύματος και άλλα αλληλοκαλύπτονται μεταξύ τους. Για να εξηγηθούν οι διαφορές απορρόφησης, έχει υιοθετηθεί η έννοια του δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης, όπου όλα τα αέρια συγκρίνονται με το CO2, του οποίου το δυναμικό υπερθέρμανσης ισούται με 1. Για παράδειγμα, για μια περίοδο 100 ετών το δυναμικό υπερθέρμανσης του μεθανίου είναι 23 φορές μεγαλύτερο του δυναμικού του CO2. Το πρωτοξείδιο του αζώτου είναι 296 φορές πιο αποτελεσματικό στην απορρόφηση από το CO2 και το δυναμικό υπερθέρμανσης του SF6 είναι τουλάχιστον 22.000 φορές μεγαλύτερο από αυτό του CO2.

Είναι σημαντικό το δυναμικό υπερθέρμανσης να ορίζεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο εφόσον η ατμοσφαιρική διάρκεια ζωής των αερίων θερμοκηπίου παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις. Το CO2 μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα για 50-200 έτη, ανάλογα με τον τρόπο ανακύκλωσής του στην ξηρά ή στους ωκεανούς, το μεθάνιο έχει διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα 10-15 έτη, ενώ ορισμένα από τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου έχουν διάρκεια ζωής αρκετών χιλιάδων ετών.

Από τη βιομηχανική επανάσταση και έπειτα η συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 50%, από 280 σε 360 ppm μόνο για το CO2. Σε αυτό προστίθεται αύξηση άλλων αερίων θερμοκηπίου, η οποία εκφράζεται σε ισοδύναμα του CO2 και φθάνει σήμερα τα 425 μέρη ισοδύναμων του CO2 ανά εκατομμύριο.

Οι συγκεντρώσεις των παραπάνω αερίων στην ατμόσφαιρα λοιπόν είναι: α) Διοξείδιο του Άνθρακα 351,3 ppm (μέρη στο εκατομμύριο), β) Μεθάνιο 1,675 ppm, γ) Οξείδια του Αζώτου 0,31 ppm, και δ) Φρέον 0,000225 ppm.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο βαθμός απορρόφησης θερμικής ακτινοβολίας για το καθένα είναι διαφορετικός, ώστε η σχετική συνεισφορά τους στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» να έχει ως ακολούθως: α)Διοξείδιο του Άνθρακα 57%, β) Μεθάνιο 12%, γ) Οξείδια του Αζώτου 6%, και δ) Φρέον 25%.

Από τα παραπάνω παρατηρείται μια δυσανάλογη, σχετικά με τη συγκέντρωσή τους, συνεισφορά τους στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου», πράγμα που υπαγορεύει την ήδη σε εξέλιξη ευρισκόμενη στρατηγική άμεσης μείωσής τους. Η τύχη όμως των παραπάνω αερίων είναι διαφορετική για το καθένα.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), έπειτα από ένα μέσο χρόνο παραμονής 4 ετών στην ατμόσφαιρα απορροφάται από τα φυτά για να εξυπηρετήσει τις διαδικασίες της φωτοσύνθεσης ή αντιδρά με την αλκαλικότητα της θάλασσας παρέχοντας όξινα ανθρακικά, που καταλήγουν σε αναδιάλυση των ιζημάτων ανθρακικού ασβεστίου. Η συνολική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εισήλθε κατά το 1998 στην ατμόσφαιρα ανερχόταν σε 24 δισεκατομμύρια τόνους περίπου, από τα οποία τα 3 δισεκατομμύρια κατακρατήθηκαν τελικώς από τους ωκεανούς, άλλα 18 δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν από επίγειες βιολογικές διεργασίες (κυρίως φωτοσύνθεση), ενώ τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια συσσωρεύτηκαν στην ατμόσφαιρα.

Το μεθάνιο (CH4), που προέρχεται κυρίως από βιολογικές διεργασίες αποδόμησης οργανικών ουσιών καθώς και διαρροές φυσικού αερίου, κατευθύνεται προς την στρατόσφαιρα, όπου συνεισφέρει στο «στρατοσφαιρικό φαινόμενο του θερμοκηπίου». Το μεθάνιο αποτελεί «τελικό προϊόν» βιολογικών διεργασιών και κατά συνέπεια δεν μπορεί να καταναλωθεί από καμία βιολογική διεργασία, όπως συμβαίνει με το διοξείδιο του άνθρακα. Ο μέσος χρόνος παραμονής του στην ατμόσφαιρα ανέρχεται σε 11 χρόνια, οι δε 3,5 δισεκατομμύρια τόνοι που είναι συσσωρευμένοι στην ατμόσφαιρα υφίστανται κάθε χρόνο μια προσθήκη 300 εκατομμυρίων τόνων, από την οποία το μεγαλύτερο μέρος (90% περίπου) καταστρέφεται, επιτρέποντας μια συσσώρευση στην ατμόσφαιρα ίσης με 30-40 εκατομμύρια τόνους ή 1% περίπου ετησίως.

Τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟx), τα οποία προέρχονται από κάθε είδους καύση και από ορισμένες βιολογικές δραστηριότητες (π.χ. αποσύνθεση λιπασμάτων), εισέρχονται στην ατμόσφαιρα συνεισφέροντας τόσο στο «φαινόμενο θερμοκηπίου» όσο και στη δημιουργία της «τρύπας του όζοντος». Τα Οξείδια του Αζώτου αποδομούνται με ένα βραδύτατο ρυθμό (0,7% το έτος) προς νιτρικά άλατα ή προς Άζωτό και Οξυγόνο, δημιουργώντας έτσι μια συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα του ύψους των 700 εκατομμυρίων τόνων. Ο ρυθμός συσσώρευσης τους είναι 0,2%, δηλαδή κάτι τι μικρότερος από εκείνου του διοξειδίου του άνθρακα. Από πλευράς δε στρατηγικής μείωσης τους ακολουθούνται περίπου αυτόματα τα μέτρα που θα ληφθούν και για το διοξείδιο του άνθρακα.

Τέλος, οι Χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες, προέρχονται αποκλειστικά από τις «μοντέρνες» λειτουργίες του πολιτισμού (σπρέι, χημικοί διαλύτες, ηλεκτρικά ψυγεία, αιρκοντίσιον, κ.ά.) και κατευθύνονται ταχύτατα στη στρατόσφαιρα, δημιουργώντας τόσο το «στρατοσφαιρικό φαινόμενο του θερμοκηπίου», όσο και τη γνωστή «τρύπα του όζοντος». Σήμερα εκπέμπονται ετησίως άνω των 30.000 τόνων πάσης φύσεως αέρια τύπου Φρέον, τα οποία έχουν συσσωρεύσει μέχρι στιγμής στην ατμόσφαιρα ποσότητα άνω των 500.000 τόνων. Από αυτούς, καταστρέφονται οι 5.000 τόνοι περίπου το χρόνο ενώ οι υπόλοιποι 25.000 εξακολουθούν να συσσωρεύονται.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δημιουργείται από τα αέρια του θερμοκηπίου ως εξής. Αυτά επιτρέπουν τη δίοδο της ακτινοβολίας του Ηλίου προς τη Γη, αλλά δεν επιτρέπουν την ακτινοβόληση θερμότητας από τη Γη προς το διάστημα. Η εισερχόμενη ακτινοβολία έχει μικρό μήκος κύματος και περνάει, ενώ η εξερχόμενη έχει μεγάλο μήκος κύματος και δεν περνάει, όπως σε ένα θερμοκήπιο με τζάμια ή πλαστικό, στο οποίο οφείλεται και το όνομα του φαινομένου.

3.1.3	Η Τάση της θέρμανσης

Τα τελευταία 100 χρόνια, η μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη αυξήθηκε κατά 0,74 °C παγκοσμίως και κατά σχεδόν 1 °C στην Ευρώπη, γεγονός που συνιστά ασυνήθιστα ταχεία θέρμανση [11]. Πράγματι, ο 20ός αιώνας ήταν ο θερμότερος αιώνας και η δεκαετία του 1990 ήταν η θερμότερη δεκαετία των τελευταίων 1.000 ετών. Αυτή η τάση υπερθέρμανσης συνεχίζεται: τα έντεκα θερμότερα έτη έχουν καταγραφεί την τελευταία δωδεκαετία. Η Διεθνής Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), ένας οργανισμός του Ο.Η.Ε. που αποτελεί σημείο συνάντησης εκατοντάδων ειδικών επί του κλίματος από ολόκληρο τον κόσμο, προβλέπει ότι μέχρι το 2100 η μέση παγκόσμια θερμοκρασία είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω κατά 1,8°C έως 4°C – και στη χειρότερη περίπτωση έως 6,4°C – εκτός αν οι άνθρωποι αναλάβουν δράση για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν και με την πρώτη ματιά η διαφορά δεν μοιάζει σημαντική, στη διάρκεια της τελευταίας εποχής των πάγων, πριν από 11.500 χρόνια, η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη ήταν μόνο κατά 5°C χαμηλότερη από τη σημερινή, και παρόλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης ήταν καλυμμένο από ένα χοντρό στρώμα πάγου. Ενδεικτικά της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι τα παρακάτω γεγονότα. Το 2005 καταγράφηκε επίσημα ως το πιο θερμό έτος των τελευταίων εκατό ετών. Έως το 2005, το πιο θερμό έτος ήταν το 1987. Τον 20ο αιώνα η μέση θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 0,4 – 0,8 βαθμούς Κελσίου κατατάσσοντας τον αιώνα ως τον θερμότερο των τελευταίων χιλίων ετών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές προβλέπει ότι αν συνεχίσει η εξάρτηση του πλανήτη από τα ορυκτά καύσιμα, τότε η μέση πλανητική θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1,4 – 5,8 βαθμούς Κελσίου. Η μέση πλανητική θερμοκρασία έχει αυξηθεί σήμερα κατά 0,7 βαθμούς Κελσίου. Πιθανή αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς Κελσίου θα προκαλέσει την αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 1 μέτρο. Η μέση στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά 20 εκατοστά τον 20ο αιώνα. Οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα είναι οι υψηλότερες των τελευταίων 420.000 ετών. Η δεκαετία του 1990 ήταν η θερμότερη της χιλιετίας για το Βόρειο ημισφαίριο. Τα οχτώ πιο θερμά έτη που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, εμφανίζονται μετά το 1983.

3.1.4	Δράσεις για τον περιορισμό των αλλαγών

Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα, που εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας σαν αποτέλεσμα της τήξης των πολικών παγετών, καθώς και τη συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων και πλημμύρων. Εάν δεν αναλάβουμε δράση, η αλλαγή του κλίματος θα προκαλεί όλο και περισσότερο δαπανηρές ζημίες και θα διαταράσσει τη λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντός μας, το οποίο μας παρέχει τροφή, πρώτες ύλες και άλλους ζωτικούς φυσικούς πόρους. Αυτό θα επιδράσει αρνητικά στις οικονομίες μας και θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2005 μόνο, η ασφαλιστική βιομηχανία δαπάνησε 60 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψουν ζημιές που σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα.

3.1.4.1	Το Πρωτόκολλο του Κιότο

Η ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε μια νομική δέσμευση των αναπτυγμένων χωρών για μείωση των εκπομπών αερίων, το Πρωτόκολλο του Κιότο [6]. Σύμφωνα με αυτό, τα κράτη που το έχουν συνυπογράψει δεσμεύονται να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (2008-2012) τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 (ή του 1995 για ορισμένα αέρια) και κατά παραπάνω για συγκεκριμένες χώρες (7% για τις Η.Π.Α. και 8% για την Ε.Ε.) ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν ποσοτικοποιημένους στόχους.

Αυτό επιχειρείται να γίνει με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να μην επιβαρυνθεί η παγκόσμια οικονομία. Έτσι, το Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαμβάνει τρεις ευέλικτους μηχανισμούς:

- την Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΔΕ)

- τα Προγράμματα από Κοινού (ΠΚ)

- το Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ)

Ο πρώτος μηχανισμός προβλέπει την αγοραπωλησία δικαιωμάτων εκπομπών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (χωρών του Παραρτήματος Ι) για να επιτύχουν τις δεσμεύσεις του Κιότο. Αποτελεί εργαλείο της αγοράς που χρησιμοποιείται για την περιβαλλοντική προστασία ώστε να ενισχύσει την αποδοτικότητα της αγοράς αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου. Ένα βέλτιστο σύστημα ΕΔΕ ελαχιστοποιεί τα συνολικά κόστη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου, εξασφαλίζοντας ότι οι μειώσεις των εκπομπών λαμβάνουν χώρα όπου τα οριακά κόστη ελαχιστοποιούνται. Επιτρέπει στις χώρες του Παραρτήματος Ι να συναλλάσσουν μέρος των δεσμεύσεων εκπομπών και να ανακατανέμουν πρακτικά τις επιτρεπόμενες εκπομπές μεταξύ τους. Αυτό γίνεται αγοράζοντας τα δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από άλλες χώρες του Παραρτήματος Ι, που έχουν μειώσει τις εκπομπές τους κάτω από τις δεσμεύσεις τους. Επιτρέπει επίσης τη διακυβερνητική εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών.

Ο δεύτερος, τα Προγράμματα από Κοινού (ΠΚ), προβλέπει την πραγματοποίηση έργων από μια χώρα του Παραρτήματος Ι για μείωση των εκπομπών σε κάποια άλλη χώρα του Παραρτήματος. Αυτές οι δράσεις δίνουν στην πρώτη χώρα Μονάδες Μείωσης Εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΜΜΕ). Ο μηχανισμός αυτός όμως παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες όπως τη δημιουργία τεχνητών μειώσεων εκπομπών και γι αυτό προτιμάται συνήθως ο τρίτος μηχανισμός.

Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης προβλέπει την επένδυση από χώρες του Παραρτήματος Ι σε χώρες εκτός αυτού (αναπτυσσόμενες) για την πραγματοποίηση έργων μείωσης εκπομπών. Οι μονάδες μείωσης εκπομπών που προκύπτουν σε ένα έργο ΜΚΑ ονομάζονται Βεβαιωμένες Μειώσεις Εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΒΜΕ). Όταν μια χώρα επενδύει σε έργα σε κάποια άλλη χώρα κερδίζει μονάδες ΒΜΕ, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη συμμόρφωση με τις δικές τους δεσμεύσεις. Στόχος του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης είναι να βοηθήσει τα μη μέλη του Παραρτήματος Ι να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο στόχο του Κιότο και βοηθάει τα μέλη του Παραρτήματος Ι να συμμορφωθούν στα όρια εκπομπών με σημαντική μείωση του κόστους. Επίσης συμβάλλει στην προώθηση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα αέρια που πραγματεύεται το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι έξι:

- διοξείδιο του άνθρακα CO2 [10] (που αποτελεί το σημαντικότερο αέριο)

- μεθάνιο CH4

- υποξείδιο του αζώτου N2O

- υδροφθοράνθρακες HFC

- πλήρως φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες ή υπερφθοράνθρακες PFC

- εξαφθοριούχο θείο SF6

Διάγραμμα 4: Εκπομπές CO2 (ανά χώρα) από την παραγωγή ενέργειας και σχετικούς με αυτή τομείς

(όπως οικιακός και εμπορικός τομέας, τομέας συγκοινωνιών, βιομηχανικός τομέας, ηλεκτρισμός και συμπαραγωγή)

Το Πρωτόκολλο του Κιότο δεν έχει επικυρωθεί από τις ΗΠΑ, αν και μια από τις προεκλογικές διακηρύξεις του νυν Προέδρου των Η.Π.Α. Μπαράκ Ομπάμα ήταν η  επικύρωσή του. Επιπλέον, δεν προβλέπει δεσμεύσεις μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για τις αναπτυσσόμενες χώρες, με κυριότερες την Κίνα και την Ινδία.

3.1.4.2	Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που έχει λάβει η Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών είναι η υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους μείωσης της εκπομπής αερίων που έχουν τεθεί από το Πρωτόκολλο του Κιότο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή το Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος (European Climate Change Program - ECCP). Σύμφωνα με την Επιτροπή όλες οι χώρες, παγκοσμίως, θα πρέπει να προσπαθήσουν να επιτύχουν δύο στόχους.

Πρώτον, να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στους δύο βαθμούς Κελσίου και δεύτερον, να μειώσουν τις βλαβερές για το περιβάλλον εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% ως το 2020 (σ.σ. σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις αν δεν ληφθούν μέτρα, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί τον 21ο αιώνα κατά 5 βαθμούς Κελσίου). Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Επιτροπή συνεργάζεται με βιομηχανίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, για να προσδιοριστούν μέτρα μείωσης των εκπομπών με χαμηλό κόστος. Περισσότερα από 30 μέτρα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Μια θεμελιώδους σημασίας πολιτική της Ε.Ε. όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε., που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005. Οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. έχουν θέσει όρια στις ποσότητες CO2, που μπορούν να εκπέμπουν ετησίως περίπου 10.500 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργοβόρα εργοστάσια. Αυτές οι βιομηχανικές μονάδες ευθύνονται για σχεδόν το ήμισυ των εκπομπών CO2 στην Ε.Ε. Οι μονάδες, οι οποίες εκπέμπουν λιγότερο CO2 από το επιτρεπόμενο, μπορούν να πωλήσουν τα αναξιοποίητα μερίδια εκπομπών σε άλλα εργοστάσια που δεν τα καταφέρνουν εξίσου καλά. Έτσι, υπάρχει και ένα οικονομικό κίνητρο να μειώσουν τις εκπομπές.

Επιπλέον, το σύστημα εξασφαλίζει ότι θα υπάρχουν αγοραστές για τα δικαιώματα εκπομπής, δηλαδή εταιρείες που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών και θα ήταν υποχρεωμένες να καταβάλλουν υψηλά πρόστιμα, εάν δεν αγόραζαν δικαιώματα εκπομπών από άλλους. Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών διασφαλίζει τη μείωση των εκπομπών εκεί όπου αυτό είναι οικονομικά συμφέρον και περιορίζει το συνολικό κόστος μείωσης των εκπομπών.

Άλλα μέτρα στο πλαίσιο του ECCP αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων των αυτοκινήτων και της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (η καλύτερη μόνωση μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης κατά 90%!), την αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η αιολική, η ηλιακή, η παλιρροϊκή, η βιομάζα (οργανικές ύλες, όπως ξύλο, υποπροϊόντα άλεσης, φυτά, ζωικά περιττώματα κ.λπ.) και η γεωθερμική ενέργεια (θέρμανση από τις θερμές πηγές ή τα ηφαίστεια), και τη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τις χωματερές.

Η δεύτερη φάση του ECCP ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005, με στόχο το σχεδιασμό περαιτέρω ανάπτυξης μέτρων μείωσης των εκπομπών με χαμηλό κόστος. Η φάση αυτή εστιάζει στην ανάπτυξη προτάσεων με σκοπό την ενίσχυση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε., την αντιμετώπιση των εκπομπών των επιβατικών αεροπορικών και οδικών μεταφορών, την ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα και το σχεδιασμό μέτρων προσαρμογής στις αναπόδραστες συνέπειες των κλιματικών μεταβολών. Βάσει των εργασιών αυτών, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα νόμους για την εισαγωγή των αεροπορικών εταιρειών στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε. και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα οδικά καύσιμα. Έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα προωθήσει νομοθεσία για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα καινούρια αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα, για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στους δύο βαθμούς Κελσίου η Επιτροπή πιστεύει πως θα πρέπει να γίνουν οι εξής προσπάθειες:

- Να περιοριστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως το 2020 κατά 30% παγκοσμίως και ως το 2050 οι εκπομπές άνθρακα θα πρέπει να μειωθούν κατά 50% (σ.σ. με έτος αναφοράς το 1990).

- Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις αυτόνομες προσπάθειές της για μείωση των εκπομπών άνθρακα ως το 2020, τουλάχιστον κατά 20%.

- Πέρα από τις αναπτυγμένες χώρες οι οποίες θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χρειάζεται δράση και από την πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουν να περιορίζουν τις αυξανόμενες εκπομπές τους σε διοξείδιο του άνθρακα.

- Να σταματήσει η αποψίλωση τροπικών δασών, στην οποία οφείλεται το 20% της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ποσοστό υψηλότερο από αυτό που προκαλεί ο τομέας των μεταφορών.

- Η εφαρμογή ενός Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, όπως αυτό που εφαρμόζεται στην ΕΕ, θα βοηθήσει στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

- Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της ΕΕ κατά 20% μέχρι το 2020

- Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020

- Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για τις βιομηχανίες

- Περιορισμός των ρύπων που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών και κυρίως από τα ιδιωτικά Ι.Χ. και τις αεροπορικές εταιρείες

- Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την καθημερινή χρήση ενέργειας που κάνουν τα νοικοκυριά, τα εμπορικά κτίρια κτλ.

- Σημαντική αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μετά το 2013, για δράσεις που θα αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια και την έρευνα κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

Δεδομένου ότι οι στόχοι του Κιότο εκπνέουν το 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσεις για τη σύναψη νέας διεθνούς συμφωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναχαίτιση της παγκόσμιας θέρμανσης, πριν ξεπεράσει τους 2°C, σε σχέση με τα επίπεδα θερμοκρασίας της προ-βιομηχανικής εποχής. Οι επιστήμονες θεωρούν τους 2°C ως το όριο, πέραν του οποίου, οι κλιματικές αλλαγές θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μη ανατρέψιμες και πιθανότατα καταστροφικές αλλαγές στον πλανήτη.

Έχοντας υπ' όψιν αυτό το όριο θερμοκρασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Ιανουάριο του 2007 μια στρατηγική για το κλίμα και την ενέργεια, η οποία συνίσταται σε μια σειρά φιλόδοξων στόχων και μέτρων, τα οποία επικυρώθηκαν από τους ηγέτες της Ε.Ε. δύο μήνες αργότερα.

Η Ε.Ε. έχει πλέον δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020 και σε περαιτέρω μείωση έως το 30%, εφόσον και οι άλλες βιομηχανοποιημένες χώρες συμφωνήσουν να πράξουν το ίδιο και αναλάβουν δράση και οι αναπτυσσόμενες χώρες. Για πετύχουν τη μείωση κατά 20% τουλάχιστον, τα ήδη υφιστάμενα μέτρα, όπως το Σύστημα ETS, θα πρέπει να συμπληρωθούν με νέα μέτρα, που θα αποσκοπούν ειδικά στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% έως το 2020 και τον εξοπλισμό των νέων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

3.1.4.3	Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η Ελλάδα πιο συγκεκριμένα είναι από τις ελάχιστες αναπτυγμένες χώρες που έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο (+25%). Το 2005, είχε ήδη αυξήσει τις εκπομπές της κατά 28% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Τα επίσημα στοιχεία προβλέπουν αύξηση κατά 38,4% έως το 2010 και 58,4% έως το 2020. Μόλις το 3% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 9% καλύπτεται από μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα και το υπόλοιπο 88% από ορυκτά καύσιμα με κυριότερο το λιγνίτη(55%). Τα σημαντικότερα κοιτάσματα λιγνίτη στην Ελλάδα (Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) θα εξαντληθούν μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, ακόμα και αν συνεχίσουμε να τα εκμεταλλευόμαστε με τον ίδιο ρυθμό. Τα τελευταία 40 χρόνια οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά 10 – 30% στη χώρα μας και η μέση μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 βαθμούς Κελσίου έως το τέλος του αιώνα (από 33 σε 41 βαθμούς Κελσίου). Τέλος, οι πιο ευάλωτες περιοχές στις κλιματικές αλλαγές είναι οι Κυκλάδες, η Θεσσαλία, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη.

3.2	Προσέγγιση από τη συγκεκριμένη εργασία

Στη συγκεκριμένη εργασία, ασχολούμαστε μόνο με το διοξείδιο του άνθρακα και υπολογίζουμε το φόρο ($) που καλείται να πληρώσει ο πελάτης για τις εκπομπές CO2 που παράγει. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των εκπομπών για περιβαλλοντικούς αλλά και οικονομικούς λόγους.

Οι φόροι άνθρακα που εφαρμόζονται διεθνώς κυμαίνονται από 0 έως 1000$ ανά τόνο άνθρακα [3]. Όπου εφαρμόστηκαν οι φόροι άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν εύρος από 0 έως 100$ ανά τόνο. Το μακροδίκτυο στην Καλιφόρνια όμως παρουσιάζει χαμηλότερα τέλη εκπομπών άνθρακα εξαιτίας της διαδεδομένης χρήσης ηλεκτρισμού που παράγεται από φυσικό αέριο, πυρηνικές, υδροηλεκτρικές και ανανεώσιμες πηγές. Έτσι, τα τέλη εκπομπών άνθρακα για τη διασπαρμένη παραγωγή είναι συγκρίσιμα με αυτά του μακροδικτύου της Καλιφόρνια με αποτέλεσμα οι φόροι άνθρακα στο εύρος από 0 έως 100$/τόνο να έχουν πολύ μικρή επίδραση στην υιοθέτηση τεχνολογιών DER όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Όμως, υψηλότεροι φόροι άνθρακα θα είχαν πιο μεγάλη επίδραση όπως αποδείχτηκε με δοκιμές. Συγκεκριμένα, οι φόροι άνθρακα που χρησιμοποιούνται έχουν τιμή CTax = 0.090 $/kg ή 90$/tn.

Ο παράγοντας εκπομπών άνθρακα CRate κυμαίνεται από 0 έως 0.21 kg/kWh ανάλογα με την τεχνολογία και παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα με τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών. Ο παράγοντας αυτός για τον ηλεκτρισμό που αγοράζεται από το δίκτυο υποτίθεται στα 0.13 kg/kWh. Η μέση τιμή του για τον ηλεκτρισμό που παρέχεται στους κατοίκους της Καλιφόρνια κυμαίνεται μεταξύ 0.105 και 0.110 kg/kWh αλλά οι τιμές του είναι πολύ μεγαλύτερες στο νότιο τμήμα της πολιτείας εξαιτίας της μεγαλύτερης εξάρτησης από την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από λιθάνθρακα. Συνεπώς, η τιμή 0.13 μπορεί να είναι χαμηλή για το Σαν Ντιέγκο αλλά έχει επιλεγεί για να εκφράσει την κατάσταση σε ολόκληρη την Καλιφόρνια.

4.	Εισαγωγή Δεδομένων

Το μοντέλο περιλαμβάνει τους τύπους καυσίμων και τους τύπους τελικών χρήσεων.  Στο μοντέλο πρέπει να εισαχθούν τα φορτία του πελάτη, οι χρεώσεις της εταιρίας ηλεκτρισμού, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης καθώς και το κόστος καυσίμων για όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες μαζί με το ενδιαφέρον επένδυσης του πελάτη στην καθεμία από αυτές, τα βασικά φυσικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών τεχνολογιών παραγωγής και τέλος την τιμή ανταλλαγής ισχύος με την εταιρία ηλεκτρισμού όλες τις ώρες του χρόνου. Τα παραπάνω θα παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέχεια.

4.1	Περιγραφή του πελάτη

Σε μια προηγούμενη μελέτη που χρησιμοποιούσε το DER-CAM [4], ένα σύνολο εμπορικών κτιρίων επελέγησαν να αποτελούν ένα φανταστικό μικροδίκτυο που ονομάστηκε Microgrid Oaks. Αυτό το μικροδίκτυο που αποτελείται από ένα σύνολο μικρών γειτονικών επιχειρήσεων, μελετάται και σε αυτή την εργασία.  Οι τύποι των επιχειρήσεων είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις που συναντώνται σε ένα τυπικό εμπορικό κέντρο καθώς ο στόχος που θέλουμε να πετύχουμε είναι η ανάλυση του κατά πόσον η εγκατάσταση τεχνολογιών DER και CHP ωφελούν ένα ρεαλιστικό σύνολο κτιρίων. Επιπλέον τα κτίρια επελέγησαν βάσει της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των δεδομένων. Οκτώ κτίρια τα οποία όλα μαζί έχουν το μέγεθος ενός μικρού οικοδομικού τετραγώνου επελέγησαν και αναλύθηκαν.  Τα χαρακτηριστικά των κτιρίων παρουσιάζονται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6: Περιγραφή του μικροδικτύου OAKS

Είναι σημαντικό στη μελέτη να αναλύσουμε τα ηλεκτρικά φορτία και τα φορτία φυσικού αερίου σε τελικές χρήσεις (ηλεκτρικό-electrical, ζεστό νερό-hotwater, θέρμανση χώρων-spaceheat, μαγείρεμα-cooking, ψυγεία-refrig και κλιματισμός-HVAC) γιατί μόνο τα φορτία ορισμένων τελικών χρήσεων μπορούν να καλυφθούν από τεχνολογίες συμπαραγωγής. Αυτές περιλαμβάνουν τα ψυγεία και την ψύξη του κτιρίου από ηλεκτρικά φορτία και το ζεστό νερό και τη θέρμανση του κτιρίου από φορτία φυσικού αερίου. Το DER-CAM ρυθμίστηκε να καλύπτει τις τελικές χρήσεις με τεχνολογίες συμπαραγωγής όποτε αυτό είναι δυνατό. Για να προκύψουν τα φορτία του μικροδικτύου ανά τελική χρήση, τύπο ημέρας, ώρα και μήνα χρησιμοποιήθηκε  το πρόγραμμα του DOE-2 του United States Department of Energy το οποίο έδωσε τα αποτελέσματα που χρησιμοποιήθηκαν στο DER-CAM. Το DOE-2 είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα ενεργειακής ανάλυσης σε κτίρια που μπορεί να προβλέψει την ενεργειακή χρήση για κάθε τύπο κτιρίου. Χρησιμοποιεί μια περιγραφή της δομής και της χρήσης του κτιρίου βάσει δεδομένων που έχουν δοθεί από τον πελάτη μαζί με δεδομένα για τον καιρό και δίνει μια ανά ώρα εξομοίωση της λειτουργίας του κτιρίου. Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα φορτία ηλεκτρικού και φυσικού αερίου ανάλογα με το μήνα και την τελική χρήση.

Διάγραμμα 5: Μέσο ηλεκτρικό φορτίο

Διάγραμμα 6: Μέσο φορτίο φυσικού αερίου

Διάγραμμα 7: Ηλεκτρικό φορτίο καθημερινής Ιανουαρίου

Διάγραμμα 8: Ηλεκτρικό φορτίο καθημερινής Ιουλίου

Διάγραμμα 9: Φορτίο φυσικού αερίου καθημερινής Ιανουαρίου

Διάγραμμα 10: Φορτίο φυσικού αερίου καθημερινής Ιανουαρίου

Οι μέρες έχουν χωριστεί σε τρεις τύπους (week-peak-weekend) για να πετύχουμε μια πιο ακριβή ανάλυση του πραγματικού φορτίου. Θεωρούμε ότι ο κάθε μήνας έχει 3 ημέρες αιχμής (καθημερινές) οι οποίες μαζί με τις υπόλοιπες καθημερινές και τα σαββατοκύριακα παρουσιάζονται στο διάγραμμα 11.

Διάγραμμα 11: Τύποι Ημερών

Όπως αναφέρθηκε, με την ένταξη συμπαραγωγής τα θερμικά και ψυκτικά φορτία καλύπτονται από την ανακτώμενη θερμότητα. Το μοντέλο χρησιμοποιεί δύο θερμικά φορτία (ζεστό νερό και θέρμανση χώρων) που καλύπτονται με εναλλάκτες θερμότητας, 2 ψυκτικά φορτία (ψύξη και κλιματισμό) που καλύπτονται με ψύκτες απορρόφησης και το ηλεκτρικό φορτίο που καλύπτεται από την αγορά ή την παραγωγή ηλεκτρικού. Η κουζίνα καλύπτεται από φυσικό αέριο, όπως και  τα θερμικά φορτία σε περίπτωση έλλειψης ανακτώμενης θερμότητας.

4.2	Δεδομένα της αγοράς

Για να τρέξει το μοντέλο χρειάζεται επιπλέον να εισάγουμε κάποια δεδομένα της αγοράς.

Πίνακας 7: Τιμές προμήθειας φυσικού αερίου ανά μήνα

Πίνακας 8: Δεδομένα καυσίμων

Πίνακας 9: Χρεώσεις ισχύος και ενέργειας

Πίνακας 10: Τιμές PX σε $/MWh

Οι πελάτες θεωρείται ότι όταν αγοράζουν ηλεκτρισμό από τον οργανισμό παροχής, το αγοράζουν στις καθορισμένες χρεώσεις. Όσοι πελάτες εγκαθιστούν τεχνολογίες DER έχουν την επιλογή να πωλούν την περίσσεια ηλεκτρισμού στο δίκτυο σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι μέσες τιμές για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο παρουσιάζουν πολύ χαμηλή αστάθεια και γι αυτό τις θεωρούμε πρακτικά σταθερές στο DER-CAM.

Στον πίνακα 11 παρουσιάζεται η μηνιαία έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία για το San Diego και στη συνέχεια κατασκευάζεται το γράφημα που τη δείχνει ως ποσοστό της μέγιστης ηλιακής έκθεσης. Η συνολική άμεση και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία σε Wh/m2 που δέχεται μια οριζόντια επιφάνεια κατά τα 60 λεπτά που προηγούνται της αναγραφόμενης ώρας διαιρούνται με την πρότυπη διαβάθμιση της ηλιακής έκθεσης του πάνελ στις 1050  Wh/m2. Αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο site  του National Renewable Energy Laboratory (NREL).

Πίνακας 11: Ηλιακή Έκθεση

5.	Μαθηματικό Μοντέλο

5.1	Gams

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται το μαθηματικό μοντέλο DER-CAM. Το μοντέλο έχει προγραμματιστεί στο λογισμικό GAMS. Το GAMS είναι ένα λογισμικό πακέτο που λύνει προβλήματα βελτιστοποίησης. Το πραγματικό μαθηματικό πρόβλημα μοντελοποιείται μέσω αλγεβρικών εξισώσεων ορισμένων από το χρήστη. Το GAMS στη συνέχεια τις συνθέτει και χρησιμοποιεί καθορισμένους λύτες για να λύσει το προκύπτον πρόβλημα.. Αφού το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ένα πρόγραμμα μικτών ακεραίων (mixed integer program) χρησιμοποιείται ο λύτης CPLEX. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης του GAMS είναι ότι επιτρέπει στους ερευνητές να χτίζουν μοντέλα που μπορούν πολύ εύκολα να τροποποιηθούν για να απευθυνθούν σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κώδικας παρατίθεται στο παράρτημα στο τέλος της εργασίας.

5.2	Περιγραφή του μοντέλου

Η αντικειμενική λειτουργία του μοντέλου είναι, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως, η ελαχιστοποίηση του κόστους παροχής ηλεκτρισμού στο συγκεκριμένο μικροδίκτυο με χρήση διεσπαρμένης παραγωγής για να ικανοποιήσει μέρος ή όλες τις ηλεκτρικές και θερμικές απαιτήσεις του.

Για να επιτευχθεί αυτή η λειτουργία πρέπει να αποφασιστεί:

- Ποιες τεχνολογίες (ή συνδυασμός τεχνολογιών) διεσπαρμένης παραγωγής και συμπαραγωγής πρέπει να εγκατασταθούν δεδομένου και του κόστους τους;

- Ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο εγκατεστημένης ισχύος αυτών των τεχνολογιών που ελαχιστοποιεί το κόστος ικανοποίησης των ενεργειακών απαιτήσεων του μικροδικτύου;

- Πως πρέπει να λειτουργεί αυτή η εγκατεστημένη ισχύς για να ελαχιστοποιείται ο συνολικός λογαριασμός για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τελικών χρήσεων;

Η επίδραση της επιβολής φορολογίας άνθρακα στην υιοθέτηση τεχνολογιών DER, και ειδικότερα με CHP, και οι προκύπτουσες εκπομπές άνθρακα είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό θέμα. Καλούμαστε να απαντήσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

- Πως η παρουσία των φόρων άνθρακα επηρεάζει την απόφαση να επενδύσει κανείς σε DER;

- Ποιες τεχνολογίες οδηγούν σε μείωση των εκπομπών δεδομένης της επιβολής φόρων άνθρακα;

5.2.1	Σενάρια

Για να καθοριστεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στη φορολογία άνθρακα και στη διαθεσιμότητα των τεχνολογιών DER, τρέχουμε το μοντέλο DER-CAM στο GAMS για διάφορα σενάρια. Καθιερώθηκαν τρία σενάρια που μοντελοποιούν πιθανές αποφάσεις  με στόχο την κατανόηση διαφόρων περιπτώσεων λήψης αποφάσεων και διαφόρων αποτελεσμάτων. Σε αυτά τα τρία σενάρια έγιναν κάποιες διαφοροποιήσεις βάσει των συνθηκών σε κάθε τοποθεσία και περίσταση για να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη ανάλυση ευαισθησίας. Στα σενάρια αυτά που παρουσιάζονται παρακάτω, ο όρος επιλεγμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται για την περιγραφή των συγκεκριμένων τύπων τεχνολογιών που επιλέχθηκαν στην κάθε περίπτωση.

- Σενάριο 1: Βασικό ή Χωρίς επενδύσεις

Ο πελάτης αγοράζει ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο από την εταιρία παροχής στην καθορισμένη τιμή. Αυτό το σενάριο χρησιμοποιεί τα δεδομένα ηλεκτρικού και θερμικού φορτίου της τοποθεσίας και τις τιμολογιακές πληροφορίες από την εταιρία για τον υπολογισμό του ετήσιου ενεργειακού κόστους για ηλεκτρισμό και αέριο. Επιτρέπει  τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του DER-CAM με την πληροφορία για το αρχικό ενεργειακό κόστος. Αυτό το σενάριο επίσης συνέβαλλε στην κατανόηση του τοπικού τιμολογίου και τη δομή του ενεργειακού κόστους της τοποθεσίας δηλαδή τη συμβολή στο συνολικό λογαριασμό του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου και τυχόν άλλες ενεργειακές χρεώσεις ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Επίσης προσέφερε τη δυνατότητα ελέγχου αν οι εκτιμήσεις μας για το ηλεκτρικό φορτίο και το φορτίο αερίου ήταν ακριβείς εκτιμήσεις της πραγματικής ενεργειακής χρήσης. Τέλος, «τρέχοντας» αυτό το σενάριο μπορέσαμε να εντοπίσουμε τυχόν λάθη στο μοντέλο.

- Σενάριο 2: DER χωρίς CHP

Ο πελάτης εγκαθιστά τις τεχνολογίες DER που του υποδεικνύει το μοντέλο, στις οποίες όμως δε συμπεριλαμβάνονται τεχνολογίες συμπαραγωγής. Το μοντέλο δίνει τις μονάδες των τεχνολογιών κάθε τύπου που πρέπει να εγκατασταθούν αλλά και την ενέργεια την οποία θα παράγει η κάθε μονάδα.

- Σενάριο 3: DER με CHP

Σε αυτό το σενάριο συμβαίνει ακριβώς ότι και στο προηγούμενο χωρίς όμως κανένα περιορισμό στο ποιες τεχνολογίες θα εγκατασταθούν με αποτέλεσμα να περιλαμβάνονται τεχνολογίες συμπαραγωγής.

Στη συνέχεια μπορεί να προβλεφθεί πότε το μικροδίκτυο θα προμηθεύει τον εαυτό του και πότε θα συναλλάσσεται με το μακροδίκτυο και να καθοριστεί αν αξίζει να αποκοπεί εντελώς από το μακροδίκτυο.

5.2.2	Είσοδος – Έξοδος του μοντέλου

Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο DER-CAM είναι:

- Το προφίλ ηλεκτρικών και θερμικών φορτίων του μικροδικτύου

- Οι τιμές στις οποίες αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια

- Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και καυσίμων των διαφόρων διαθέσιμων τεχνολογιών διασπαρμένης παραγωγής, μαζί με το ποσοστό ενδιαφέροντος στην επένδυση του πελάτη

- Βασικά φυσικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τεχνολογιών παραγωγής

- Θερμοδυναμικές παράμετροι που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των εφαρμογών συμπαραγωγής

Αυτά που θα δείξει το μοντέλο στην έξοδό του είναι:

- Οι τεχνολογίες που πρέπει να εγκατασταθούν

- Η εγκατεστημένη ισχύς της κάθε τεχνολογίας

- Πότε και πόσο από την εγκατεστημένη ισχύ θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του χρόνου

- Συνολικό κόστος προμήθειας των ηλεκτρικών απαιτήσεων

- Κέρδος στο θερμικό και ψυκτικό κόστος από την εφαρμογή της συμπαραγωγής.

Οι σημαντικές υποθέσεις που έγιναν είναι:

- Οι αποφάσεις των πελατών λαμβάνονται βάσει καθαρά οικονομικών κριτηρίων. Με άλλα λόγια, το μόνο όφελος που μπορεί να έχει το μικροδίκτυο είναι η μείωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού.

- Όλα τα δεδομένα είναι γνωστά με απόλυτη βεβαιότητα για τη διάρκεια του χρόνου.

- Το μικροδίκτυο δεν επιτρέπεται να παράγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια απ’ ότι καταναλώνει. Από την άλλη, αν περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται απ’ ότι παράγεται, τότε το μικροδίκτυο θα αγοράσει από το μακροδίκτυο είτε στην καθορισμένη χρέωση είτε στην IEM τιμή.

- Υπάρχει μια προκαθορισμένη σχέση ανάμεσα στο ποσό της ανακτώμενης θερμότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από κάθε μονάδα DER βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών από τον κατασκευαστή.

- Οι ισχυρισμοί του κατασκευαστή για την τιμή του εξοπλισμού και την απόδοση του γίνονται δεκτοί χωρίς αμφισβήτηση και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μείωση της αποδοτικότητας κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του εξοπλισμού. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται το κόστος εκκίνησης και άλλα λειτουργικά κόστη.

- Δε λαμβάνουμε υπόψη το όφελος στην αξιοπιστία και την ποιότητα ισχύος, ούτε την οικονομία σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης, εξαιτίας της εγκατάστασης πολλών μονάδων της ιδίας τεχνολογίας. Αυτή η υπόθεση υποτιμά το όφελος της διασπαρμένης παραγωγής σε πολλά πιθανά μικροδίκτυα.

5.3	Μαθηματική φόρμουλα

5.3.1	Διευκρινίσεις

Πριν τον ορισμό των παραμέτρων πρέπει να δοθούν κάποιες διευκρινίσεις. Υπάρχουν τρεις τύποι ημέρας: αιχμής (ο μέσος όρος των τριών ημερών με το μεγαλύτερο φορτίο), καθημερινή (οι υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες) και σαββατοκύριακο. Υπάρχουν δύο εποχές: καλοκαίρι (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και χειμώνας (Οκτώβριος-Μάιος). Όσον αφορά στις χρεώσεις υπάρχουν τρεις περίοδοι χρήσης: αιχμής, μέση και εκτός αιχμής. Κάθε χρέωση ορίζει διαφορετικά τις παραπάνω περιόδους. Τέλος CalPX (California Power Exchange) Price είναι η τιμή στην οποία αγοράζεται και πωλείται η ενέργεια στην Καλιφόρνια.

Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή του μοντέλου αγοράζονται δύο τύποι καυσίμων, ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο και προμηθεύουν τέσσερις τύπους τελικών χρήσεων (end uses), μόνο ηλεκτρισμό (π.χ. φωτισμό), θέρμανση (χώρου και ζεστό νερό),  ψύξη (κλιματισμό και ψύξη), και φυσικό αέριο (θέρμανση και μαγείρεμα)

5.3.2	Ορισμός παραμέτρων και μεταβλητών

Ορισμός παραμέτρων εισόδου

|  | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- |
| Στοιχεία πελάτη | Loadu,m,t,h, | Το φορτίο του πελάτη για την τελική χρήση u κατά τη διάρκεια της ώρας h, του τύπου ημέρας t και του μήνα m (kW) |
|  | MaxLm,p | Μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς (kW) |
|  | MCEnergym,p | Καταναλισκόμενη ενέργεια για την εποχή m και την περίοδο p (kWh) |
|  | TCEnergy | Συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια για την εποχή m και την περίοδο p (kWh) |
|  | Lperindm,h,t | Ένδειξη περιόδου φορτίου για το μήνα m, την ώρα h και τον τύπο φορτίου t |
|  | RMPowerm,p | Υπόλοιπη μέγιστη ισχύς για το μήνα m και την περίοδο p (kW) |
|  | RDemandm,t,h | Υπόλοιπη ενέργεια για το μήνα m, την ώρα h και τον τύπο φορτίου t (kWh) |
|  | InsCap | Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) |
|  | AVPRICE | Μέση τιμή (c/kWh) |
| Στοιχεία αγοράς | TARPEnt,s,p | Τιμές για ισχύ και ενέργεια ανάλογα με τη χρέωση ntariff για την εποχή s και την περίοδο p ($/kW και $/kWh αντίστοιχα) |
|  | TARPEGnt,s | Τιμές για φυσικό αέριο για ενέργεια ανάλογα με τη χρέωση ntariffg για την εποχή s ($/kWh) |
|  | TARFIX | Ρυθμισμένη τιμή για χρέωση του πελάτη και των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη χρέωση ntariff ($/month και $/kW αντίστοιχα) |
|  | PXm,t,h | CalPX τιμή για την ώρα h, τύπο ημέρας t και μήνα m ($/ΜWh) |
|  | NGBSFm | Αμοιβή υπηρεσίας φυσικού αερίου για το μήνα m ($/kWh) |
|  | CTax | Φόρος εκπομπών άνθρακα ($/kg) |
|  | FLDataf | Τιμή φυσικού αερίου και πετρελαίου ($/kJ) |
|  | IntRate | Επιτόκιο |
| Πληροφορίες των τεχνολογιών DER | Lifetimei | Αναμενόμενη διάρκεια ζωής της τεχνολογίας i (χρόνια) – Δε γίνεται διάκριση μεταξύ της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού και της οικονομικής διάρκειας ζωής |
|  | Maxpi | Μέγιστη (ονομαστική) ισχύς της τεχνολογίας i (kW) |
|  | Capcosti | Κόστος εγκατάστασης της τεχνολογίας i. Περιλαμβάνει το κόστος του εξοπλισμού, της σχεδίασης του συστήματος και της εγκατάστασης. Την κατάλληλη στιγμή, ο εξοπλισμός παραγωγής μπορεί να αγοραστεί Χωρίς τη δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας Με τη δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας για θέρμανση Με τη δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας για θέρμανση και ψύξη απορρόφησης Το Capcost αυτό εκφράζεται σαν κόστος ανά kW ονομαστικής ηλεκτρικής ικανότητας. ($/kW) |
|  | OΜfixi | Περιλαμβάνει το σταθερό ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης της τεχνολογίας i εκτός από το κόστος καυσίμου. ($/kW) |
|  | OΜvari | Περιλαμβάνει το μεταβλητό ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης της τεχνολογίας i εκτός από το κόστος καυσίμου. ($/kWh) |
|  | DERhoursi | Μέγιστος αριθμός ωρών που επιτρέπεται να λειτουργεί η τεχνολογία i το χρόνο |
|  | Crate i | Ρυθμός εκπομπών άνθρακα από την τεχνολογία i (kg/kWh) |
|  | HeatR | Ποσότητα καυσίμου που απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας από την τεχνολογία i (kJ/kWh). |
|  | InvAnnuityi | Ετήσιο επίδομα επενδύσεων ($) |
|  | KWHCostI | Κόστος ενέργειας ($/kWh) |
|  | turnvar | Απόκλιση κόστους εκκίνησης |
|  | StNGCharge | Βασική χρέωση φυσικού αερίου ($) |
| Άλλες παράμετροι | Solarm,h | Μέσος όρος μέγιστης έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία κατά την ώρα h και το μήνα m για φωτοβολταϊκά κελιά |
|  | DiscoER | Αθροιστής που προστίθεται στην PX τιμή για να επιτευχθεί ουδετερότητα εσόδων της εταιρίας διανομής (DIStribution COmpany) σε σχέση με το σενάριο όπου ο πελάτης αγοράζει την ισχύ του στη χονδρική τιμή (c/kWh) |
|  | FRate | Σταθερό τιμή ενέργειας που εφαρμόζεται σε κάποιες περιπτώσεις (c/kWh) |
|  | StandbyC | Εφεδρική δαπάνη που εφαρμόζει η εταιρία ηλεκτρισμού της Καλιφόρνια τώρα στους πελάτες με αυτόνομη παραγωγή ($/kW/μήνα) |
|  | t(m) | Τύπος ημέρας του μήνα m που παρουσιάζεται αιχμή στη ζήτηση του συστήματος |
|  | h(m) | Ώρα του μήνα m που παρουσιάζεται αιχμή στη ζήτηση του συστήματος |
|  | TERatio | Το ποσό θερμότητας που μπορεί να ανακτηθεί από μία kWh ηλεκτρισμού που παράγεται από την DER τεχνολογία i (ισούται με 0 για όλες τις τεχνολογίες που δεν είναι εξοπλισμένες είτε με εναλλάκτη θερμότητας είτε με ψυκτική μονάδα απορρόφησης) (kWh) |

Πίνακας 12: Παράμετροι εισόδου

Ορισμός μεταβλητών

| ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| GenInvi | Αριθμός μονάδων της τεχνολογίας i που έχουν εγκατασταθεί από τον πελάτη |
| GenLi,m,t,h,u | Ισχύς που παράγεται από την τεχνολογία i κατά τη διάρκεια της ώρας h, του τύπου ημέρας t και του μήνα m για την τελική χρήση u για να προμηθεύσει το φορτίο του πελάτη (kW) |
| GenΧi,m,t,h | Ισχύς που παράγεται από την τεχνολογία i κατά τη διάρκεια της ώρας h, του τύπου ημέρας t και του μήνα m για να πωληθεί στην αγορά (kW) |
| GenHi,m,t,h | Ισχύς που παράγεται από την τεχνολογία i κατά τη διάρκεια της ώρας h, του τύπου ημέρας t και του μήνα m για να προμηθεύσει το θερμικό φορτίο του πελάτη (kW) |
| GenCi,m,t,h | Ισχύς που παράγεται από την τεχνολογία i κατά τη διάρκεια της ώρας h, του τύπου ημέρας t και του μήνα m για να προμηθεύσει το ψυκτικό φορτίο του πελάτη (kW) |
| Wastei,m,t,h,u | Ποσό θερμότητας που ανακτάται από την τεχνολογία i και χρησιμοποιείται για να καλύψει την τελική χρήση u κατά τη διάρκεια της ώρας h, του τύπου ημέρας t και του μήνα m (kW) |

Πίνακας 13: Μεταβλητές εισόδου

5.3.3	Σχηματισμός του προβλήματος

Υπάρχουν δύο διαφορετικά προβλήματα προς λύση ανάλογα με το πώς ο πελάτης αγοράζει την υπόλοιπη ενέργεια που χρειάζεται πέραν αυτής που παράγει μόνος του.

Μπορεί:

  - Να αγοράζει αυτή την ισχύ από την εταιρία διανομής στην κανονική τιμή ή

  - Να την αγοράζει στην CalPX τιμή με έναν επιπλέον αθροιστή (DiscoER) που καλύπτει το κόστος λιανικής πώλησης της παροχής ηλεκτρισμού.

Στη μελέτη εισήχθη μια πρόσθετη χρέωση που προστίθεται στην τιμή CalPX ή τη σταθερή τιμή. Αυτή η πρόσθετη χρέωση υπολογίζεται έτσι ώστε αν η χρήση από τον πελάτη είναι ακριβώς ίδια με όποιον από τους δύο παραπάνω τρόπους και να αγοράζει την ισχύ του, η εταιρία διανομής να παίρνει ακριβώς τα ίδια έσοδα από τον πελάτη.

5.3.4	Εξισώσεις

5.3.4.1	Αγοράζει την ισχύ από την εταιρία διανομής βάσει της προκαθορισμένης τιμολόγησης της εταιρίας παροχής

(1)

Όπου,

Περιορισμοί:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

if 		(7)

if 		(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

- Η βασική εξίσωση του προβλήματος εκφράζει το στόχο μας, δηλαδή την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους για τον πελάτη.

Το συνολικό κόστος αποτελείται από το κόστος αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου για όλες τις ώρες της εβδομάδας καθώς και το πάγιο στην υπηρεσία παροχής αερίου και το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ισχύος. Επιπλέον, το μικροδίκτυο υφίσταται το σταθερό και μεταβλητό κόστος επένδυσης σε τεχνολογίες τοπικής παραγωγής που περιλαμβάνει χρεώσεις για τα καύσιμα, τη λειτουργία και τη συντήρηση των τεχνολογιών, δηλαδή το συνολικό κόστος των επενδύσεων DER ανηγμένο σε ετήσια βάση. Από το συνολικό κόστος αφαιρούνται τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ενέργειας στο δίκτυο.

Οι περιορισμοί του προβλήματος εκφράζουν τα παρακάτω:

- επιβάλλει τον περιορισμό της ικανότητας τοπικής παραγωγής για όλες τις τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής

- επιβάλλει το ενεργειακό ισοζύγιο για τα ηλεκτρικά φορτία

- επιβάλλει το ενεργειακό ισοζύγιο για τα θερμικά φορτία

- επιβάλλει το ενεργειακό ισοζύγιο για τα ψυκτικά φορτία

- επιβάλλει το ενεργειακό ισοζύγιο για τα φορτία φυσικού αερίου για    μαγείρεμα

- επιβάλλει την απαγόρευση πώλησης ενέργειας στο δίκτυο αν η τοπική παραγωγή δεν είναι αρκετή για την κάλυψη των αναγκών του μικροδικτύου

- περιορίζει την τεχνολογία (αν αυτή είναι φωτοβολταϊκό) να παράγει κατ’ αναλογία με την έκθεση στις ηλιακές ακτίνες

- ορίζει πόση θερμότητα μπορεί να ανακτηθεί από τις τεχνολογίες DER

- βάζει ένα ανώτερο όριο στο πόσες ώρες το χρόνο μπορεί να παράγει κάθε    τεχνολογία

- βάζει ένα κατώτατο όριο στην τοπική παραγωγή για ιδία χρήση βάσει μιας δευτερεύουσας ακεραίας μεταβλητής

- βάζει ένα ανώτατο όριο στην τοπική παραγωγή για πώληση στο δίκτυο βάσει μιας δευτερεύουσας ακεραίας μεταβλητής

- ανάγει σε ετήσια βάση το κόστος κεφαλαίου και το σταθερό κόστος λειτουργίας και συντήρησης της τεχνολογίας τοπικής παραγωγής.

5.3.4.2	Αγοράζει την ισχύ σε καθορισμένη τιμή ( CalPX ή Fixed Rate)

(1)

Όπου

αν αγοράζει στην PX τιμή ή

αν αγοράζει με σταθερή τιμή

Η μόνη διαφορά είναι στην εξίσωση του συνολικού κόστους (1) όπου τώρα χρεώνεται η τιμή PX για κάθε ωριαίο χρονικό βήμα συν τον αθροιστή που αναφέρθηκε παραπάνω. Η ίδια φόρμουλα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και αν ο χρήστης του μοντέλου θέλει να εξομοιώσει μια σταθερή τιμή για όλες τις αγορές ενέργειας του πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση απλά οι CalPX τιμές τίθενται ίσες με την επιθυμητή σταθερή τιμή.

6.	Αποτελέσματα

Τα τρία σενάρια που περιγράφηκαν παραπάνω μοντελοποιήθηκαν στο DER-CAM βάσει του κώδικα GAMS που παρατίθεται στο παράρτημα για τρεις διαφορετικούς τρόπους χρεώσεων και έδωσαν τα αποτελέσματα που ακολουθούν.

Σενάρια:

- Βασικό

- Εγκατάσταση τεχνολογιών διασπαρμένης παραγωγής (DER) χωρίς την επιλογή χρήσης τεχνολογιών συμπαραγωγής (CHP)

- Εγκατάσταση τεχνολογιών διασπαρμένης παραγωγής (DER) με την επιλογή χρήσης τεχνολογιών συμπαραγωγής (CHP)

| Τρόπος Χρέωσης | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Τιμολόγιο | Σε αυτό το σενάριο, ο πελάτης αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται από την εταιρία διανομής βάσει του καθορισμένου τιμολογίου |
| Τιμή PX | Σε αυτό το σενάριο, ο πελάτης αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται στην τιμή PX που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μήνα και ώρα της ημέρας, αλλά πρέπει να πληρώσει μια επιπλέον αμοιβή (DisCoER) για να επιτευχθούν ίδια έσοδα για την εταιρία διανομής με το σενάριο τιμολογίου |
| Σταθερή Τιμή | Σε αυτό το σενάριο, ο πελάτης αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται από την εταιρία διανομής σε μια σταθερή τιμή για κάθε μήνα και ώρα. Στη συγκεκριμένη εργασία αυτή η τιμή λαμβάνεται ίση με 0,0876 c/kWh |

Πίνακας 14: Τρόποι χρέωσης

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ετήσια αποτελέσματα ως προς το κόστος, την παραγωγή και τους φόρους άνθρακα σε πίνακες και διαγράμματα.

6.1	Κόστος

Τα αποτελέσματα που αφορούν το συνολικό κόστος και τη μέση τιμή κόστους της kWh για τον πελάτη είναι αυτά που θα δείξουν αν η εγκατάσταση τεχνολογιών συμπαραγωγής θα τον ωφελήσει ή όχι.

| Συνολικό κόστος |
| --- |
|  | Βασικό | DER | DER με CHP |
| Τιμολόγιο | 2526392.0654 | 2312424.0559 | 1124393.4556 |
| Τιμή PX | 2137135.3353 | 1968589.2357 | 1012712.9671 |
| Σταθερή τιμή | 2067145.8094 | 1883805.4171 | 992009.0297 |

Πίνακας 15: Συνολικό κόστος

Διάγραμμα 12: Συνολικό κόστος

| Μέση τιμή κόστους kWh (c/kWh) |
| --- |
|  | Βασικό | DER | DER με CHP |
| Τιμολόγιο | 0.1116 | 0.1022 | 0.0497 |
| Τιμή PX | 0.0944 | 0.0870 | 0.0448 |
| Σταθερή τιμή | 0.0914 | 0.0832 | 0.0438 |

Πίνακας 16: Μέση τιμή κόστους kWh

Διάγραμμα 13: Μέση τιμή κόστους kWh

Οι πωλήσεις στο δίκτυο είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγων που επηρεάζει το συνολικό κόστος. Θεωρούμε ότι η πώληση στο δίκτυο γίνεται με την ίδια PX τιμή που χρησιμοποιείται στην αγορά χωρίς όμως τη χρήση του αθροιστή. Ο αθροιστής DiscoER δε χρησιμοποιείται στις πωλήσεις για να μην υπάρχει κίνητρο για τον πελάτη να πουλήσει ενέργεια στο δίκτυο αν δεν έχει πρώτα καλύψει όλα του τα φορτία.

| Πωλήσεις στο δίκτυο |
| --- |
|  | Βασικό | DER | DER με CHP |
| Τιμολόγιο | 0.0000 | 2693.1228 | 1499.3098 |
| Τιμή PX | 0.0000 | 13997.8099 | 8031.7650 |
| Σταθερή τιμή | 0.0000 | 24584.4866 | 15676.8600 |

Πίνακας 17: Πωλήσεις στο δίκτυο

Διάγραμμα 14: Πωλήσεις στο δίκτυο

Διάγραμμα 15: Πωλήσεις στο δίκτυο (% συνολικού κόστους)

Στη συνέχεια παρουσιάζεται χωριστά το κόστος για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από το δίκτυο ανά σενάριο.

| Αγορές ενέργειας από το δίκτυο - τιμολόγιο |
| --- |
|  | Βασικό | DER | DER με CHP |
| peak | 451726.6072 | 98821.3614 | 7437.6830 |
| mid | 639968.2999 | 33520.3192 | 28715.0538 |
| off | 422835.7875 | 230512.9103 | 111694.9285 |

Πίνακας 18: Αγορά ενέργειας από το δίκτυο - τιμολόγιο

Διάγραμμα 16: Αγορά ενέργειας από το δίκτυο – τιμολόγιο

| Αγορές από το δίκτυο - PX τιμή |
| --- |
| Βασικό | DER | DER με CHP |
| 1971569.3756 | 492481.5774 | 109716.7654 |

Πίνακας 19: Αγορά ενέργειας από το δίκτυο – PX τιμή

Διάγραμμα 17: Αγορά ενέργειας από το δίκτυο – PX τιμή

| Αγορές φυσικού αερίου από το δίκτυο |
| --- |
|  | Βασικό - DER | DER με CHP |
| τιμολόγιο | 165565.9597 | 91085.2674 |
| PX | 55879.5167 | 39253.6791 |
| σταθερή τιμή | 55879.5167 | 39253.6791 |

Πίνακας 20: Αγορά φυσικού αερίου από το δίκτυο

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αγορές φυσικού αερίου από το δίκτυο. Περιλαμβάνεται μόνο το φυσικό αέριο που απαιτείται για την κάλυψη των θερμικών φορτίων, και όχι το φυσικό αέριο που απαιτούν οι τεχνολογίες DER για τη λειτουργία τους.

Διάγραμμα 18: Αγορά φυσικού αερίου από το δίκτυο

Οι τεχνολογίες που εγκαθίστανται έχουν κόστος, σταθερό και μεταβλητό. Το σταθερό κόστος επενδύσεων είναι το κόστος κεφαλαίου και εγκατάστασης ενώ το μεταβλητό είναι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Οι τιμές αυτές για τα διάφορα σενάρια παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα.

| κόστος επενδύσεων αυτοπαραγωγής |
| --- |
|  | DER | DER με CHP |
| τιμολόγιο | 710165.5495 | 316704.7241 |
| PX | 470053.0962 | 234916.2869 |
| σταθερή τιμή | 444328.7183 | 234916.2869 |

Πίνακας 21: Κόστος επενδύσεων αυτοπαραγωγής

| μεταβλητό κόστος αυτοπαραγωγής |
| --- |
|  | DER | DER με CHP |
| τιμολόγιο | 830725.6354 | 484292.1078 |
| PX | 854486.4122 | 585026.4124 |
| σταθερή τιμή | 818991.4056 | 589998.5164 |

Πίνακας 22: Μεταβλητό κόστος αυτοπαραγωγής

Διάγραμμα 19: Κόστος αυτοπαραγωγής

6.2	Παραγωγή

6.2.1	Εγκαταστημένες τεχνολογίες

Οι τεχνολογίες που εγκαθίστανται είναι οι ντιζελογεννήτριες 230ROZD και 350ROZD, η κυψέλη καυσίμου SOFCO2, η μικροτουρμπίνα mT_P και η γεννήτρια φυσικού αερίου GA-500 που είναι και τεχνολογία συμπαραγωγής.

Διάγραμμα 20: Εγκαταστημένες τεχνολογίες για DER χωρίς CHP

Διάγραμμα 21: Εγκαταστημένες τεχνολογίες για DER χωρίς CHP

    - Παραγωγή εγκαταστημένων τεχνολογιών

Στη συνέχεια παρουσιάζονται η ηλεκτρική και θερμική παραγωγή του μικροδικτύου συνολικά και κάθε εγκαταστημένης τεχνολογίας χωριστά για τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο ως χαρακτηριστικά παραδείγματα για την περίοδο υψηλού φορτίου (peak) και για χρέωση με τιμολόγιο.

6.2.2.1	Ηλεκτρική Παραγωγή

Διάγραμμα 22: Παραγωγή ηλεκτρισμού για DER με CHP με τιμολόγιο – Ιαν.  peak

Διάγραμμα 23: Παραγωγή ηλεκτρισμού για DER με CHP με τιμολόγιο – Ιουν.  peak

6.2.2.2	Θερμική Παραγωγή

Διάγραμμα 24: Θερμική παραγωγή για σενάριο DER με CHP με τιμολόγιο – Ιαν.  peak

Διάγραμμα 25: Θερμική παραγωγή για σενάριο DER με CHP με τιμολόγιο – Ιουν.  peak

6.3	Φόροι Άνθρακα

Τα αποτελέσματα για τη φορολογία άνθρακα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και δεν αφορούν μόνο το κόστος αλλά και τις συνολικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα.

| Φόροι Άνθρακα($) |
| --- |
|  | Βασικό | DER | DER με CHP |
| Τιμολόγιο | 0.0000 | 6807.8617 | 12749.8598 |
| Τιμή PX | 0.0000 | 7669.5240 | 16429.0575 |
| Σταθερή τιμή | 0.0000 | 7545.5507 | 16861.0575 |

Πίνακας 23: Φόροι άνθρακα

Διάγραμμα 26: Φόροι άνθρακα ($)

Διάγραμμα 27: Φόροι άνθρακα (% συνολικού κόστους)

Διάγραμμα 28: Επίδραση φορολογίας άνθρακα στο συνολικό κόστος

Διάγραμμα 29: Συνολικές εκπομπές άνθρακα

Στη συνέχεια έγιναν κάποιες μετρήσεις στο μοντέλο για διάφορες αποδεκτές τιμές του φόρου άνθρακα (έως 0.9 $/kg) πέραν της τιμής 0.09 $/kg που χρησιμοποιούταν στα σενάρια μέχρι αυτή τη στιγμή και προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα. Αυτά δείχνουν την επίδραση της τιμής του φόρου άνθρακα στο συνολικό κόστος, τη συνολική εγκαταστημένη ισχύ και τις συνολικές εκπομπές

Διάγραμμα 30: Επίδραση τιμής φόρου άνθρακα στο συνολικό κόστος

Διάγραμμα 31: Επίδραση τιμής φόρου άνθρακα στη συνολική εγκαταστημένη ισχύ

Διάγραμμα 32: Επίδραση τιμής φόρου άνθρακα στις συνολικές εκπομπές

7.	Συμπεράσματα

Παραπάνω περιγράφηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να υποτεθεί ότι λειτουργεί ένα μικροδίκτυο. Μοντελοποιήθηκαν διάφορα σενάρια που έδωσαν διαφορετικό συνδυασμό εγκαταστημένων τεχνολογιών και διαφορετικό πρόγραμμα λειτουργίας αυτών ανάλογα με τη χρέωση που εφαρμόζεται, τη χρήση ή όχι συμπαραγωγής και την υιοθέτηση ή όχι φορολογίας στις εκπομπές άνθρακα.

Μια πρώτη παρατήρηση δείχνει ότι η εγκατάσταση τεχνολογιών διασπαρμένης παραγωγής από το μικροδίκτυο μειώνει ελαφρά το συνολικό κόστος συγκριτικά με το βασικό σενάριο. Γενικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πιο συμφέρουσα επιλογή για τον πελάτη/μικροδίκτυο είναι η εισαγωγή συμπαραγωγής στο μοντέλο αφού τότε το συνολικό κόστος είναι κατά πολύ μικρότερο (50% μείωση) και για τους τρεις διαφορετικούς τρόπους  χρέωσης. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από τα αποτελέσματα για τη μέση τιμή κόστους της μιας kWh όπου στο τρίτο σενάριο, εγκατάστασης DER με CHP, η τιμή αυτή είναι περίπου η μισή συγκριτικά με την τιμή για τα δύο πρώτα σενάρια. Στο σενάριο αυτό η απόβλητη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων (αν και δεν επιλέχθηκε η χρήση ψυκτών απορρόφησης για τα συγκεκριμένα σενάρια). Η πλέον συμφέρουσα χρέωση αποδεικνύεται η σταθερή τιμή αγοράς.

Ένα ακόμη στοιχείο άξιο αναφοράς είναι οι πωλήσεις στο δίκτυο. Στα σενάρια εγκατάστασης τεχνολογιών από το μικροδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα, μετά την κάλυψη των φορτίων του μικροδικτύου, το πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας να πωληθεί στο μακροδίκτυο για να φέρει έσοδα στον πελάτη. Οι πωλήσεις στο δίκτυο είναι  ιδιαίτερα αυξημένες στην περίπτωση που έχουμε χρέωση με σταθερή τιμή (0.0876 c/kWh) γιατί τότε προκύπτει η μικρότερη τιμή για αγορά ενέργειας με σταθερή τιμή και στα τρία σενάρια. Όταν έχουμε πωλήσεις στο δίκτυο, μειώνονται δραματικά οι αγορές ενέργειας από την εταιρία διανομής και ειδικά τις peak ώρες, όταν η παραγωγή των εγκαταστημένων γεννητριών είναι μέγιστη. Το ίδιο ισχύει και για τις αγορές φυσικού αερίου από την εταιρία διανομής στην περίπτωση εγκατάστασης τεχνολογιών συμπαραγωγής. Αυτές καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών θέρμανσης και μειώνουν σημαντικά τις ανάγκες σε φυσικό αέριο.

Όσον αφορά τις τεχνολογίες που εγκαθίστανται είναι λίγες συγκριτικά με τη μεγάλη βάση δεδομένων που εισήχθη. Αυτές είναι οι πλέον αποδοτικές και συμφέρουσες και γι αυτό προτιμάται να εγκαθίστανται περισσότερα κομμάτια από την ίδια τεχνολογία παρά μια μεγαλύτερη ποικιλία. Έτσι, περιορίζονται και οι απαιτούμενες γνώσεις για τη λειτουργία και συντήρηση τους. Παρατηρήθηκε ότι το κόστος αυτοπαραγωγής, τόσο το κόστος εγκατάστασης, όσο και το μεταβλητό κόστος λειτουργίας, είναι πολύ μεγαλύτερα για τις τεχνολογίες DER χωρίς συμπαραγωγή σε σχέση με αυτές που έχουν συμπαραγωγή. Αυτό δεν είναι το αναμενόμενο αλλά εξηγείται από το γεγονός ότι το μοντέλο υπέδειξε  αρκετά μεγαλύτερη εγκαταστημένη παραγωγή στο δεύτερο σενάριο, δηλαδή αυτό χωρίς συμπαραγωγή.

Οι καμπύλες λειτουργίας των γεννητριών δίνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με το peak της ηλεκτρικής παραγωγής να παρατηρείται τις ώρες 9 πμ. με 9 μμ., ώρες λειτουργίας των επιχειρήσεων που αποτελούν το μικροδίκτυο και να προέρχεται κυρίως από τη γεννήτρια φυσικού αερίου GA-500. Το peak της θερμικής παραγωγής παρατηρείται τις πρωινές κυρίως ώρες, ενώ αργότερα μειώνεται και τους καλοκαιρινούς μήνες πέφτει σχεδόν στο μηδέν.

Η εισαγωγή φόρων άνθρακα στη μελέτη έδωσε κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Εγκαθιστώντας τεχνολογίες διασπαρμένης παραγωγής μειώνονται οι συνολικές εκπομπές άνθρακα κατά 40% περίπου συγκριτικά με το βασικό σενάριο αγοράς της ενέργειας από την εταιρία διανομής. Καθώς το κόστος για τους φόρους άνθρακα αποτελεί ένα ελάχιστο ποσοστό του συνολικού κόστους (0.3-1.7%), η επιβολή φορολογίας άνθρακα θα έπρεπε να υιοθετηθεί καθώς έχει πολλά περιβαλλοντικά οφέλη. Στη συνέχεια, βάσει κάποιων επιπλέον δοκιμών για διάφορες αποδεκτές τιμές φόρου άνθρακα οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι μόνο πολύ μεγάλες τιμές ( > 0.7 $/kg ) έχουν ουσιαστική επίδραση στη συνολική εγκαταστημένη ισχύ, την οποία μειώνουν ελαφρά και στις συνολικές εκπομπές, οι οποίες για τις παραπάνω τιμές μειώνονται δραματικά για το τρίτο σενάριο υιοθέτησης τεχνολογιών διασπαρμένης παραγωγής με συμπαραγωγή.

Η εγκατάσταση ψυκτών απορρόφησης δεν προτείνεται από το πρόγραμμα για τα συγκεκριμένα σενάρια. Η καλύτερη λύση για την ψύξη στην περίπτωση αυτή είναι να υπολογιστεί ικανότητα ηλεκτρική παραγωγής ικανή να τροφοδοτήσει ηλεκτρικούς ψύκτες και κλιματιστικά μηχανήματα, τα οποία είναι πιο αποδοτικά από τους ψύκτες απορρόφησης.

Επίλογος

Η αναφορά αυτή περιγράφει την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας στο εργαστήριο του τομέα ηλεκτρικής ισχύος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η εργασία επικεντρώνεται στη  συνεχιζόμενη ανάπτυξη και εφαρμογή του DER-CAM, ενός οικονομικού μοντέλου υιοθέτησης τεχνολογιών διασπαρμένης παραγωγής, που χρησιμοποιεί το λογισμικό βελτιστοποίησης GAMS.

Στόχος ήταν η ταυτόχρονη βελτιστοποίηση ηλεκτρικής κατανάλωσης και κατανάλωσης φυσικού αερίου σε συνδυασμό με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, βασικού παράγοντα επιβάρυνσης του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτά επιτυγχάνονται με τη χρήση τεχνολογιών συμπαραγωγής.

Κάποιες αλλαγές στο μοντέλο στο μέλλον θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ακρίβεια του. Τέτοιες είναι η εύρεση πιο αξιόπιστων δεδομένων φορτίου και χαρακτηριστικών των τεχνολογιών διασπαρμένης παραγωγής, η ανάπτυξη θερμικής και ηλεκτρικής αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών καθώς και η χρήση στοιχείων μελλοντικών χρεώσεων και τιμών. Μελλοντικό σχέδιο αποτελεί επίσης η προσαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου στα ελληνικά δεδομένα.

Βιβλιογραφία

- Rubio, F., Afzal S. Siddiqui, Chris Marnay, and Kristina Hamachi (2001). “CERTS Customer Adoption Model” Lawrence Berkeley National Laboratory Report LBNL-47772, Berkeley, CA

- Afzal S. Siddiqui, Ryan Firestone, Srijay Ghosh, Michael Stadler, Jennifer L. Edwards, and Chris Marnay (2003). “Distributed Energy Resources with Combined Heat and Power Applications” Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory University of California Berkeley, CA 94720

- Afzal S. Siddiqui, Chris Marnay, Jennifer L. Edwards, Ryan M. Firestone, Srijay Ghosh and Michael Stadler (2004). “Effects of a Carbon Tax on Microgrid Combined Heat and Power Adoption” Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory LBNL-51771

- Bailey, O., Boubekeur Ouaglal, Emily Bartholomew, Chris Marnay, and Norman Bourassa (2002). “An Engineering-Economic Analysis of Combined Heat and Power Technologies in a μGrid Application.” Lawrence Berkeley National Laboratory Report LBNL-50023, Berkeley, CA.

- Marnay, C., Raquel Blanco, Kristina S. Hamachi, Cornelia P. Kawaan, Julie G. Osborn, and F. Javier Rubio (2000). “Integrated Assessment of Dispersed Energy Resources Deployment.” Lawrence Berkeley National Laboratory Report LBNL-46082, Berkeley, CA.

- Ι. Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ, «Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική», Αθήνα, 2005

- Richard E. Rosenthal. “A GAMS tutorial”

- Afzal S. Siddiqui, Chris Marnay, Kristina S. Hamachi, and F. Javier Rubio, “Customer Adoption of Small-Scale On-Site Power Generation”. Environmental Energy Technologies Division, 90-4000 Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory

- Marnay, C., Joseph S. Chard, Kristina S. Hamachi, Timothy Lipman, Mithra M. Moezzi, Boubekeur Ouaglal, and Afzal S. Siddiqui (2001). “Modeling of Customer Adoption of Distributed Energy Resources.” Lawrence Berkeley National Laboratory Report LBNL-47772, Berkeley, CA.

- Siddiqui, Afzal S., Anibal T. de Almeida, Chris Marnay, and F. Javier Rubio (2002). "The Implications of Carbon Taxation on μGrid Adoption of Small-Scale On-Site Power Generation Using a Multi-Criteria Approach." Lawrence Berkeley National Laboratory Report LBNL-49309, Berkeley, CA.

- Price, L., Marnay, C., Sathaye, J., Murtishaw, S., Fisher, D., Phadke, A., and Franco, G. (2002). “The California Climate Action Registry: Development of Methodologies for Calculating Greenhouse Gas Emissions from Electricity Generation,” in Proceedings of the ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, Pacific Grove, CA

- Lasseter, R., A. Akhil, C. Marnay, J. Stevens, J. Dagle, R. Guttromson, A. S. Meliopoulos, R. Yinger, and J. Eto. 2002. "White Paper on Integration of Distributed Energy Resources: The CERTS MicroGrid Concept" Berkeley, CA: Lawrence Berkeley National Laboratory Report LBNL-50829.

- Δούκα Γεωργία, «Εφαρμογές, Χαρτογράφηση και Πιθανοτική Προσομοίωση των Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας», Διπλωματική εργασία, Αθήνα, 2008

- Βασιλείου Γιώτα, «Διανεμημένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με μικροτουρμπίνες και κυψέλες καυσίμων» , Διπλωματική εργασία, Αθήνα, 2008

Δικτυακοί τόποι:

- http://www.wikipedia.org/

- http://der.lbl.gov/new_site/DER.htm - Lawrence Berkeley National Laboratory

- http://www.nrel.gov - National Renewable Energy Laboratory

- http://www.wbdg.org/resources/der.php - Whole Building Design Guide – Distributed Energy Resources

- http://www.ypan.gr/ape/sith_greece.html

- http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/gases_el.pdf

Παράρτημα Α – Κώδικας GAMS

*DER with CHP

*

*

* Author: Fco. Javier Rubio

* Lawrence Berkeley National Laboratory

* edited for CHP compliance and carbon emissions by Evdokia Kaffe

*output restrictions

$ONSYMXREF ONSYMLIST ONUELLIST ONUELXREF

*OPTIONS subsystems

OPTION LIMROW=0, LIMCOL=0;

OPTION SYSOUT=OFF, SOLPRINT=OFF;

Option optcr = 0.001;

OPTIONS DECIMALS=8;

Option IterLim = 2100000000;

* Options and scalar definitions

SCALARS

opt1 '0-Do nothing 1-Invest on DER 2-Invest on DER with CHP' / 2 /

opt2 '0-Continous 1-Integer' / 0 /

opt3 '0-No sales 1-Free 2-Cover & Sell' / 2 /

opt4 '0-Tariff 1-PX1 2-Fixed ' / 0 /

opt5 '0-No STB 1-Stand by charge ' / 1 /

opt6 '0-Nothing x-var. turnk. tech x ' / 0 /

opt7 '0-no carbon tax 1-with carbon tax ' / 1 /

opt8 '0-simple 1-Hours Restriction' /1/

IntRate 'Interest rate p.u. ' / 0.075 /

DiscoER 'Disco extra Revenue (c/kWh) ' / 0.05577 /

FRate 'Fixed rate (c/kWh) ' / 0.0876 /

Standby 'Stand-by charge ($/kW/month) ' / 6.40 /

turnvar 'turnkey cost variation (pu) ' / 0.50 /

CTax     'CO2 emmission tax ($/kg)'   / 0.090 /

CRateDisco 'CRate for distribution company (kg/kWh)'   / 0.13 /

StNGCharge 'Standard monthly natural gas charge ($)' / 35 /

;

* Explanation of options

*

* PX1: Customer purchase energy at PX price + a fixed DiscoER rate

*

* PX2: Customer purchase at a fixed rate

*

* This is the place for the SETS

SETS

MONTHS months / january, february, march, april, may,

june, july, august,

september, october, november, december /

LTYPES load type / week, peak, weekend /

WEPE(LTYPES) week-peak / week, peak /

HOURS 24 hours / 1 * 24 /

SUMMERM(MONTHS) s. months / may, june, july, august, september /

WINTERM(MONTHS) w. months / january, february, march, april, october, november, december /

ENDUSE electrical and gas load uses / electrical, hotwater, spaceheat, cooking, refrig, HVAC /

COOLING (ENDUSE) / refrig, HVAC/

HEATING (ENDUSE) / hotwater, spaceheat/

electric (enduse) / electrical, refrig, HVAC /

NGuse (enduse) / hotwater, spaceheat, cooking/

nocoolenduse (enduse) enduses exept cooling / electrical, hotwater, spaceheat, cooking /

NTARIFF tariffs / TOU2A, TOU2B, TOU8, dei /

NTARIFFG gas tariffs / gn10 /

SEASONS two seasons / summer, winter /

LPERIOD load periods / on, mid, off /

TCONCEPT energy or power / energy, power /

TCHARG tariff charges / custoc, facilitc /

DERTECH der technologies / 20ROZJ, 30ROZJ, 40ROZJ, 50ROZJ, 60ROZJ, 80ROZJ, 100ROZJ,

135ROZJ, 150ROZJ, 180ROZJ, 200ROZD, 230ROZD, 250ROZD, 275ROZD, 300ROZD, 350ROZD,

400ROZD, 450ROZD, 500ROZD, 600ROZD, GA-25, GA-55, GA-100, GA-215, GA-500, DAIS, FCEnergy, H-Power, ONSI-P, SOFCo1, SOFCo2, PAFC-200,

MCPower, TMI, mT_P, mT_Cap, MTL-30, MTH-30, MT-28, MT-60, MT-67, MT-76, MT-100, PV-5, PV-20, PV-50, PV-100/

CHP (DERTECH) DERTECHs that use CHP / MTL-30, MTH-30, PAFC-200,GA-25, GA-55, GA-100, GA-215, GA-500/

PV (DERTECH) DERTECHs with PV / PV-5, PV-20, PV-50, PV-100 /

DERTCHAR der charact / maxp, lifetime, capcost, OMFix, OMVar, HeatR, Fuel, Type, CRate, DERHours, TERatio, RecHtoL /

FUELS fuel types / NatG, Diesel, SolarEnergy, WasteHeat /

FUELCH fuel charact. / num, price /

ONHOURSS(HOURS) on-peak h.(summer) / 13 * 18 /

MIDHOURSS(HOURS) mid h. (summer) / 9 * 12, 19 * 23 /

OFFHOURSS(HOURS) off h. (summer) / 1 * 8, 24 /

MIDHOURSW(HOURS) mid h. (winter) / 9 * 21 /

OFFHOURSW(HOURS) off h. (winter) / 1 * 8, 22 * 24/

APPLT(NTARIFF) applicable tariff / TOU2B /

APPLTG(NTARIFFG) applicable gas tariff / gn10 /

;

* Parameter definitions

PARAMETERS

TCENERGY 'consumed energy (kWh)'

TotEload (months, ltypes, hours) 'Total electrical Load (kW)'

AVPRICE 'Average Price (c/kWh)'

InsCap 'installed capacity (kW)'

MAXL(months, lperiod) 'Max consumed power (kW)'

lperind(months, ltypes, hours) load period index

MCEnergy(months, lperiod) 'Monthly consumed energy (kWh)'

RMPower(months, lperiod) 'Residual Max. Power (kW)'

RDemand(months, ltypes, hours) 'Residual Energy (kWh)'

InvAnnuity(dertech) 'Investment Annuity ($)'

KWHCost(dertech) 'Energy cost ($/kWh)'

NDLTYPES (months,ltypes) days of each type

/ january . week 20

january . peak 3

january . weekend 8

february . week 17

february . peak 3

february . weekend 8

march . week 20

march . peak 3

march . weekend 8

april . week 19

april . peak 3

april . weekend 8

may . week 20

may . peak 3

may . weekend 8

june . week 19

june . peak 3

june . weekend 8

july . week 20

july . peak 3

july . weekend 8

august . week 20

august . peak 3

august . weekend 8

september. week 19

september. peak 3

september. weekend 8

october . week 20

october . peak 3

october . weekend 8

november . week 19

november . peak 3

november . weekend 8

december . week 20

december . peak 3

december . weekend 8 /

NGBSF (months)    Gas procurement prices per month

*                $/kWh   allou to brhka 0.032 stathero

/ january      0.0232

february     0.0267

march        0.0304

april        0.0326

may          1.0369

june         1.0372

july         1.0417

august       0.0299

september    0.0234

october      0.0231

november     0.0216

december     0.0207 /

;

* Classification of hours in the different periods: on-peak, etc.

lperind(summerm,wepe,onhourss) = 1 ;

lperind(summerm,wepe,midhourss) = 2 ;

lperind(summerm,wepe,offhourss) = 3 ;

lperind(winterm,wepe,midhoursw) = 2 ;

lperind(winterm,wepe,offhoursw) = 3 ;

lperind(months,'weekend',hours) = 3 ;

* Data input: Fuel Prices

TABLE FLData (fuels,fuelch) Fuel Information

num     price

* ($/kJ)

NatG         1       4.20e-6

Diesel       2       7.36e-6

SolarEnergy  3           0

WasteHeat    4           0

;

* Data input: DER Technologies information

* type=1 : DER, type=2 : DER+CHP, type=3 : DER+cool

* gentype 1:gasbackup, 2:fc, 3:mt, 4:dsl, 5:pv, 6:ng

TABLE DEROPT (dertech, dertchar) DER technologies information

maxp    lifetime  capcost  OMFix      OMVar   HeatR    Fuel    CRate    Type   DERHours    TERatio    RecHtoL

*                (kW)    (years)   ($/kW)   ($/kW/year)($/kWh) (kJ/kWh)        (kg/kWh)         (hours)               (KWl/KWth)

20ROZJ           25      10        486.84   0          0       42709.61 2      0.06804    3       52          0             0

30ROZJ           33      10        398.4848 0          0       43414.06 2      0.06804    3       52          0             0

40ROZJ           40      10        373.45   0          0       38181.85 2      0.06804    3       52          0             0

50ROZJ           55      10        309.3090 0          0       40055.62 2      0.06804    3       52          0             0

60ROZJ           62      10        299      0          0       37931.15 2      0.06804    3       52          0             0

80ROZJ           80      10        257.6    0          0       41560.77 2      0.06804    3       52          0             0

100ROZJ          100     10        231.89   0          0       37843.96 2      0.06804    3       52          0             0

135ROZJ          135     10        206.1481 0          0       40146.63 2      0.06804    3       52          0             0

150ROZJ          153     10        194.6732 0          0       35776.85 2      0.06804    3       52          0             0

180ROZJ          185     10        174.1027 0          0       37917.01 2      0.06804    3       52          0             0

200ROZD          200     10        174.875  0          0       39127.95 2      0.06804    3       52          0             0

230ROZD          230     10        158.5130 0          0       10376    2      0.06804    3       52          0             0

250ROZD          250     10        159.292  0          0       30000    2      0.06804    3       52          0             0

275ROZD          275     10        158.9018 0          0       30000    2      0.06804    3       52          0             0

300ROZD          300     10        152.54   0          0       30000    2      0.06804    3       52          0             0

350ROZD          350     10        145.7828 0          0       30000    2      0.06804    3       52          0             0

400ROZD          400     10        161.475  0          0       10355    2      0.06804    3       52          0             0

450ROZD          450     10        162.0666 0          0       37183.19 2      0.06804    3       52          0             0

500ROZD          500     10        159.956  0          0       38546.77 2      0.06804    3       52          0             0

600ROZD          600     10        165.3533 0          0       38181.85 2      0.06804    3       52          0             0

GA-25            25      15        1730    26.5      0.000033  15596    1      0.21       2       8760        1.40       0.13

GA-55            55      15        970     26.5      0.000033  12997    1      0.18       2       8760        1.35       0.80

GA-100           100     15        833     26.5      0.000033  15200    1      0.21       2       8760        1.54       0.80

GA-215           215     15        1185    26.5      0.000033  13157    1      0.18       2       8760        1.52       0.80

GA-500           500     15        678     26.5      0.000033  12003    1      0.16       2       8760        1.15       0.80

DAIS             3       15        1667     311        0.015   10000    1      0.04932    1       8760        0             0

FCEnergy         250     15        1200     280        0.015   8000     1      0.04932    1       8760        0             0

H-Power          3       15        2000     333        0.015   10550    1      0.04932    1       8760        0             0

ONSI-P           200     15        3310     421        0.015   10002    1      0.04932    1       8760        0             0

SOFCo1           3       15        1350     83         0.015   7991     1      0.04932    1       8760        0             0

SOFCo2           52.5    15        1250     83         0.015   7991     1      0.04932    1       8760        0             0

PAFC-200         200     12.5      3960     0          0.0153  9480     1      0.13       2       8760        1.36       0.80

MCPower          250     15        1350     90         0.015   8000     1      0.06804    1       8760        0             0

TMI              100     15        1194     180        0.015   7994     1      0.06804    1       8760        0             0

mT_P             75      10        650      0          0.007   12000    1      0.04932    2       8760        0             0

mT_Cap           28      10        1240     0          0.01    14400    1      0.04932    2       8760        0             0

MTL-30           30      12.5      1333     119        0       12186    1      0.04932    2       8760        2.67       0.13

MTH-30           30      12.5      1333     119        0       12186    1      0.04932    2       8760        2.51       0.13

MT-28            28      10        3046     23.5       0.015   15929    1      0.04932    2       8760        2.4        0.13

MT-60            60      10        2420     19.5       0.015   14400    1      0.04932    2       8760        2.24       0.13

MT-67            67      10        2201     15.9       0.015   14286    1      0.04932    2       8760        1.79       0.13

MT-76            76      10        2225     16.9       0.015   14876    1      0.04932    2       8760        1.98       0.13

MT-100           100     10        2015     14.3       0.015   13846    1      0.04932    2       8760        1.71       0.13

PV-5              5      20        8650     14.3       0       0        3      0          3       8760        1             0

PV-20            20      20        7450     14.3       0       0        3      0          3       8760        1             0

PV-50            50      20        6675     12         0       0        3      0          3       8760        1             0

PV-100           100     20        6675     11         0       0        3      0          3       8760        1             0

;

*DEROPT(dertech, 'capcost')$(opt6 eq DEROPT(dertech,'type'))

*= DEROPT(dertech, 'capcost') * (1 + turnvar);

KWHCost(dertech) = DEROPT(dertech, 'HeatR') *

SUM( fuels$(FLData(fuels,'num') eq DEROPT(dertech, 'Fuel')),

FLData(fuels,'price')

);

InvAnnuity(dertech)

= ( DEROPT(dertech, 'capcost') + DEROPT(dertech, 'OMFix') ) * IntRate

/ ( 1 - 1 / ( 1 + IntRate ) ** DEROPT(dertech,'lifetime') ) ;

TABLE SOLAR (months, hours) % of maximum insolation

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24

January   0    0    0    0    0    0    0.02 0.18 0.4  0.59  0.72  0.8   0.8   0.71  0.58  0.39  0.15  0.01  0     0     0     0     0     0

February  0    0    0    0    0    0    0.05 0.24 0.49 0.70  0.82  0.91  0.92  0.85  0.7   0.5   0.23  0.07  0     0     0     0     0     0

March     0    0    0    0    0    0.02 0.17 0.40 0.65 0.84  1     1.07  1.07  1     0.84  0.63  0.39  0.12  0     0     0     0     0     0

April     0    0    0    0    0.01 0.1  0.3  0.58 0.8  1     1.12  1.19  1.18  1.09  0.92  0.72  0.47  0.2   0.06  0     0     0     0     0

May       0    0    0    0    0.03 0.17 0.42 0.68 0.88 1.05  1.19  1.22  1.21  1.12  0.99  0.79  0.53  0.3   0.1   0     0     0     0     0

June      0    0    0    0    0.04 0.19 0.43 0.69 0.89 1.05  1.19  1.22  1.21  1.13  1.01  0.81  0.6   0.35  0.12  0     0     0     0     0

July      0    0    0    0    0.03 0.16 0.4  0.67 0.87 1.03  1.18  1.22  1.21  1.13  1.01  0.81  0.6   0.35  0.12  0     0     0     0     0

August    0    0    0    0    0.01 0.1  0.32 0.59 0.81 1.01  1.13  1.2   1.19  1.11  0.96  0.78  0.52  0.28  0.09  0     0     0     0     0

September 0    0    0    0    0    0.08 0.27 0.52 0.76 0.95  1.05  1.1   1.08  1     0.84  0.63  0.39  0.12  0     0     0     0     0     0

October   0    0    0    0    0    0.02 0.18 0.42 0.65 0.82  0.95  0.99  0.95  0.85  0.68  0.45  0.2   0.03  0     0     0     0     0     0

November  0    0    0    0    0    0    0.1  0.23 0.5  0.69  0.8   0.82  0.8   0.7   0.55  0.31  0.1   0     0     0     0     0     0     0

December  0    0    0    0    0    0    0.04 0.19 0.4  0.59  0.7   0.77  0.76  0.65  0.5   0.3   0.1   0     0     0     0     0     0     0

;

* Data input: Tariffs information

TABLE TARPE (ntariff, seasons, lperiod, tconcept) Power and Energy charges

power   energy

*                        ($/kW)  ($/kWh)

TOU2A . summer . on      7.75    0.23201

TOU2A . summer . mid     2.45    0.06613

TOU2A . summer . off     0.00    0.04271

TOU2A . winter . on      0.00    0.00000

TOU2A . winter . mid     0.00    0.07811

TOU2A . winter . off     0.00    0.04271

TOU2B . summer . on      16.40   0.14896

TOU2B . summer . mid     2.45    0.06613

TOU2B . summer . off     0.00    0.04271

TOU2B . winter . on      0.00    0.00000

TOU2B . winter . mid     0.00    0.07811

TOU2B . winter . off     0.00    0.04271

TOU8 . summer . on       17.55   0.09485

TOU8 . summer . mid      2.80    0.05989

TOU8 . summer . off      0.00    0.03810

TOU8 . winter . on       0.00    0.00000

TOU8 . winter . mid      0.00    0.07336

TOU8 . winter . off      0.00    0.03925

dei . summer . on        17.6    0.1222

dei . summer . mid       10.57   0.0618

dei . summer . off       1.69    0.0453

dei . winter . on        0.00    0.00000

dei . winter . mid       0.00    0.07811

dei . winter . off       0.00    0.04271

;

TABLE TARPEG (ntariffg, seasons, tconcept) Power and Energy Gas charges

* ta dedomena theloun allagh

power  energy

*                 ($/kW) ($/kWh)

gn10 . summer     0      0.01932

gn10 . winter     0      0.01605

;

TABLE TARFIX (ntariff, tcharg) Other charges

custoc  facilitc

*        ($/month)($/kW)

TOU2A    79.95   5.40

TOU2B    79.95   5.40

TOU8     298.65  6.40

dei      16.11   9.98

;

TABLE TARFIXG (ntariffg, tcharg) Other gas charges

* xreiazontai dedomena

custoc     facilitc

*        ($/month)  ($/kW)

gn10     15         0

;

* Data input: Load Data

TABLE LOAD (enduse, months, ltypes, hours) MICROGRID load in kW

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24

electrical . January . week     892.69  885.75  897.02  914.5   1011.84 1136.21 1143.83 1311.77 1513.69 1644.73 1681.67 1750.9  1758.11 1777.54 1785.03 1781.56 1795.41 1797.69 1771.49 1747.13 1653.35 1603.47 1261.05 994.46

electrical . February . week    963.42  954.77  963.24  975.65  1039.81 1132.58 1177.48 1129.66 1300.53 1423.42 1484.82 1594.46 1646.8  1736.42 1754.26 1753.7  1711.79 1622.67 1550.26 1527.36 1441.12 1299.96 1003.14 967.63

electrical . March . week       919.68  909.66  915.58  929.77  1004.66 1100.7  1126.39 1077.14 1220.56 1328.76 1382.7  1486.67 1538.54 1620.31 1638.46 1638.38 1604.07 1528.75 1461.06 1438.18 1361.9  1231.45 968.37  931.66

electrical . April . week       838.12  828.94  837.88  847.42  908.88  992.84  1012.33 976.89  1064.13 1251.15 1333.69 1447.69 1495.44 1549.97 1537.09 1513.34 1475.88 1412.17 1320.18 1267.39 1187.8  1081.78 867.43  857.31

electrical . May . week         1016.99 1012.42 1015.44 1022.97 1059.3  1123.25 1183.96 1175.58 1205.02 1463.42 1588.36 1710.39 1755.14 1780.94 1724.13 1666.91 1628.26 1573.84 1452.42 1367.47 1264.49 1175.31 1023.66 1042.37

electrical . June . week        1049.26 1043.32 1049.52 1057.03 1098.68 1158.57 1219.89 1254.48 1285.69 1582.04 1651.32 1752.73 1800.42 1826.29 1821.93 1773.4  1716.12 1663.14 1576.99 1502.57 1391.46 1300.28 1146.02 1071.82

electrical . July . week        1158.23 1150.68 1155.43 1164.76 1196.21 1242.6  1316.2  1379.9  1443.15 1730.9  1792.97 1937.13 2043.14 2043.98 2035.21 1997.98 1939.74 1885.21 1751.76 1702.99 1566.03 1480.68 1323.81 1196.19

electrical . August . week      1226.98 1219.2  1223.94 1230.64 1249.12 1282.4  1372.27 1436.42 1503.79 1823.35 1937.39 2046.08 2140.08 2185.98 2101.84 2041.73 1984.75 1931.32 1806.21 1759.88 1628.18 1547.36 1388.8  1265.75

electrical . September. week    1208.45 1203.08 1203.91 1212.1  1241.06 1286.1  1355.25 1431.78 1513.58 1769.31 1891.55 2011.98 2073.23 2107.19 2058.36 2019.18 1969.07 1892.81 1802.37 1770.03 1646.1  1563.78 1406.39 1247.09

electrical . October . week     1044.42 1037.01 1040.42 1048.86 1088.22 1145.48 1197.34 1205.52 1223.49 1509.08 1604.71 1748.76 1804    1832.11 1784.79 1775.97 1730.56 1676.17 1559.31 1513.12 1393.86 1308.97 1154.43 1071.57

electrical . November . week    919.55  907.43  916.11  932.1   989.51  1075.08 1114.85 1114.74 1272.82 1481.74 1578.72 1653.86 1698.85 1751.08 1760.42 1762.02 1730.76 1706.02 1625.97 1550.48 1460.07 1321.85 1021.78 940.88

electrical . December . week    905.59  893.81  900.11  919.99  1005.55 1119.28 1130.82 1304.68 1509.88 1645.31 1694.27 1768.83 1786.34 1809.57 1811.07 1811.81 1825.43 1820.45 1793.41 1769.67 1677.61 1517.32 1175.26 917.94

electrical . January . peak     1018.96 1013.89 1028.29 1047.43 1185.08 1350.87 1334.7  1533.16 1774.22 1908.54 1933.66 1988.96 1990.44 2009.34 2015.28 2012.45 2033.88 2041.5  2016.63 1993.56 1875.46 1715.14 1357.28 1020.46

electrical . February . peak    1112.02 1104.91 1114.66 1123.57 1215.99 1333.25 1369.45 1266.53 1447.03 1575.59 1657.76 1818.28 1928.64 2106.36 2141.3  2145.81 2038.72 1832.11 1691.73 1667.56 1562.86 1415.6  1106.15 1115.11

electrical . March . peak       959.36  947.26  953.01  976.05  1081.12 1216.58 1209.56 1376.86 1598.09 1758.83 1806.95 1873.74 1888.14 1922.09 1930.93 1927.1  1944.7  1958.71 1937.16 1916.45 1820.8  1650.78 1283.66 968.06

electrical . April . peak       1029.12 1020.93 1028.94 1042.66 1131.04 1246.46 1247.59 1259.02 1354.66 1702.75 1835.36 1973.9  2015.7  2046.66 1996.44 1940.42 1902.9  1852.45 1718.42 1624.79 1520.98 1395    1124.78 1045.59

electrical . May . peak         1321.92 1318.46 1318.07 1325.57 1341.04 1399.14 1531.43 1446.33 1430.3  1894.76 2106.98 2294.3  2362.8  2394.02 2286.53 2180.28 2094.87 1983.85 1761.29 1611.92 1446.13 1361.48 1220.28 1350.01

electrical . June . peak        1381.57 1377.28 1382.24 1383.62 1421.12 1472.39 1587.38 1582.96 1575.67 2113.46 2208.47 2351.85 2422.47 2452.06 2442.57 2356.92 2244.67 2138.15 1992.89 1869.09 1698.26 1613.92 1470.03 1410.17

electrical . July . peak        1618.1  1612.56 1618.62 1622.66 1653.11 1694.36 1826.38 1883.79 1936.44 2441.08 2526.15 2748.72 2934.41 2917.07 2894.68 2826.95 2716.25 2611.89 2378.97 2305.44 2066.64 1986.63 1840.77 1668

electrical . August . peak      1768.66 1767.63 1761.92 1768.91 1776.94 1798.48 1960.2  2021.03 2079.14 2639.2  2823.61 2980.82 3141.91 3213.4  3048.08 2934.78 2828.1  2727.15 2508.94 2439.29 2204.38 2131.78 1985.03 1816.41

electrical . September. peak    1549.94 1542.97 1535.98 1541.41 1550.89 1571.18 1702.63 2011.47 2115.29 2580.64 2805.83 2975.88 3055.56 3105.04 3031.35 2951.91 2859.49 2682    2528.42 2483.66 2251.47 2177.87 2032.86 1597.53

electrical . October . peak     1396.63 1392.27 1391.14 1398.77 1419.49 1455.24 1579.53 1536.23 1502.25 2022.18 2172.54 2411.46 2501.66 2537.72 2445.67 2437.95 2352.31 2247.66 2034.72 1961.16 1739.21 1656.93 1514.39 1431.49

electrical . November . peak    1151.42 1137.99 1147.81 1165.01 1247.78 1360.03 1405.1  1231.28 1392.11 1717.67 1871.26 1948.92 2031.67 2112.07 2120.44 2127.77 2052.02 1998.21 1842.59 1696.39 1575.87 1432.43 1117.48 1178.29

electrical . December . peak    1024.12 1012.39 1019.22 1041.89 1162.59 1312.99 1302.54 1508.59 1752.38 1891.45 1933.72 1997.37 2013.85 2038.01 2035.54 2038.64 2060.74 2057.14 2031.45 2009.2  1893.29 1727.37 1369.03 1033.44

electrical . January . weekend  829.55  834.13  836     833.21  922.5   927.31  939.42  1153.56 1261.07 1301.78 1323.76 1348.74 1342.1  1338.75 1338.79 1337.5  1352.95 1366.96 1372.09 1374.99 1257.98 1219.21 1103.97 824.89

electrical . February . weekend 906.33  909.15  908.72  902.85  968.14  972.36  1003.24 1023.69 1115.08 1161.81 1213.35 1285.16 1331.26 1411.8  1423.81 1424.96 1376.44 1284.42 1235.03 1234.47 1136.92 1097.26 989.67  902.05

electrical . March . weekend    868.97  870.22  867.64  864.02  926.48  932.65  956.24  969.06  1044.21 1086.74 1132.37 1201.19 1245.33 1315.83 1329.28 1330.81 1290.99 1216.31 1171.16 1169.97 1075.79 1039.38 945.63  865.64

electrical . April . weekend    764.43  763.24  765.45  761.42  820.59  823.39  838.85  864.59  890.46  1050.94 1139.95 1230.66 1265.48 1297.75 1270.11 1239.88 1195.24 1131.33 1053.24 1015.35 924.65  895.28  818.7   766.73

electrical . May . weekend      812.33  813.22  811.08  806.49  873.92  872.87  898.96  952.94  932.02  1237.83 1402.37 1539.34 1569.15 1560.39 1466.31 1383.44 1331.86 1271.22 1137.82 1050.75 941.14  915.28  850.69  819.38

electrical . June . weekend     855.89  855.56  855.72  851.53  924.03  929.81  949.58  1064.65 1045.72 1403.17 1492.01 1598.16 1630.78 1620.42 1600.02 1528.51 1446.62 1389.18 1306.81 1232.35 1116.83 1089.73 1023.51 856.03

electrical . July . weekend     918.49  921.05  915.07  913.14  987.3   990.1   1014.75 1196.5  1215.38 1562.94 1635.09 1794.64 1905.06 1858.85 1834.77 1781.5  1699.9  1637.83 1472.15 1432.08 1285.94 1258.16 1190.31 921.49

electrical . August . weekend   1000.9  997.85  997.4   993.17  1055.59 1059.89 1091.22 1302.09 1323.08 1727.44 1877.35 1989.6  2086.62 2106.89 1973.14 1884.96 1802.48 1739.2  1574.46 1533.59 1391.48 1365.51 1293.67 998.23

electrical . September. weekend 988.63  988.86  982.96  980.44  1042.21 1044.88 1070.65 1297.24 1342.55 1655.74 1817.66 1950.01 1999.72 2002.49 1920.04 1863.11 1789.97 1693.86 1585.52 1563.94 1428.45 1402.52 1331.62 989.62

electrical . October . weekend  826.92  824.71  821.89  818.31  877.91  879.96  902.02  984.54  944.74  1279.74 1399.21 1563.69 1608.09 1605.33 1527.97 1516.26 1452.31 1391.51 1259.65 1220.67 1089.81 1064.92 999.88  825.25

electrical . November . weekend 858.27  857.7   857.33  853.86  909.22  911.15  933.57  991.49  1071.15 1216.55 1300.42 1329.32 1357.74 1387.26 1389.44 1391.65 1356.52 1340.36 1278.69 1215.55 1119.57 1080.79 975     854.79

electrical . December . weekend 852.99  855     851.82  850.42  926.12  930.35  941.34  1163.83 1279.13 1327.4  1359.42 1389.76 1393.05 1393.08 1384.8  1388.47 1404.24 1409.75 1411.96 1411.06 1294.36 1254.18 1135.7  849.1

hotwater . January . week       11.30   7.11    4.04    2.99    3.10    6.40    6.71    18.26   24.49   35.20   37.95   38.08   38.08   38.08   38.08   38.08   38.06   37.69   35.84   33.49   30.44   25.85   23.84   18.55

hotwater . February . week      11.63   7.32    4.16    3.08    3.19    6.59    6.91    18.80   25.21   36.24   39.06   39.20   39.20   39.20   39.20   39.20   39.18   38.81   36.90   34.48   31.34   26.61   24.54   19.10

hotwater . March . week         11.70   7.36    4.18    3.10    3.21    6.63    6.94    18.90   25.36   36.44   39.28   39.42   39.42   39.42   39.42   39.42   39.40   39.02   37.10   34.67   31.51   26.76   24.68   19.20

hotwater . April . week         126     7.71    4.38    3.24    3.36    6.95    7.27    19.80   26.56   38.17   41.15   41.30   41.30   41.30   41.30   41.30   41.27   40.88   38.87   36.32   33.01   28.03   25.85   20.12

hotwater . May . week           11.33   7.13    4.05    3.00    3.11    6.42    6.73    18.32   24.57   35.31   38.06   38.19   38.19   38.19   38.19   38.19   38.17   37.81   35.95   33.60   30.53   25.93   23.91   18.61

hotwater . June . week          10.29   6.47    3.68    2.72    2.82    5.83    6.11    16.62   22.30   32.04   34.54   34.66   34.66   34.66   34.66   34.66   34.65   34.32   32.63   30.49   27.71   23.53   21.70   16.89

hotwater . July . week          10.27   6.46    3.67    2.72    2.82    5.82    6.10    16.60   22.26   31.99   34.49   34.61   34.60   34.61   34.60   34.60   34.59   34.26   32.57   30.44   27.66   23.49   21.67   16.86

hotwater . August . week        10.04   6.31    3.59    2.66    2.75    5.69    5.96    16.22   21.75   31.26   33.70   33.81   33.81   33.81   33.81   33.81   33.80   33.47   31.83   29.74   27.03   22.96   21.17   16.47

hotwater . September . week     9.48    5.96    3.39    2.51    2.60    5.37    5.62    15.31   20.54   29.52   31.82   31.93   31.93   31.93   31.93   31.93   31.91   31.61   30.05   28.09   25.52   21.68   19.99   15.56

hotwater . October . week       10.20   6.41    3.65    2.70    2.80    5.78    6.05    16.48   22.10   31.76   34.24   34.36   34.36   34.36   34.36   34.36   34.34   34.01   32.34   30.22   27.47   23.32   21.51   16.74

hotwater . November . week      9.84    6.19    3.52    2.60    2.70    5.58    5.84    15.91   21.33   30.66   33.05   33.17   33.17   33.17   33.17   33.17   33.15   32.83   31.22   29.17   26.51   22.52   20.77   16.16

hotwater . December . week      10.88   6.84    3.89    2.88    2.98    6.16    6.46    17.58   23.57   33.88   36.52   36.65   36.65   36.65   36.65   36.65   36.63   36.28   34.50   32.24   29.30   24.88   22.95   17.86

hotwater . January . peak       20.40   11.05   7.36    3.93    3.11    3.12    5.77    18.91   23.85   35.77   38.08   38.08   38.09   38.09   38.09   38.09   38.09   38.09   37.74   24.74   22.79   29.79   24.57   24.44

hotwater . February . peak      21.00   11.37   7.58    4.05    3.20    3.22    5.94    19.47   24.55   36.82   39.21   39.21   39.21   39.21   39.21   39.21   39.21   39.21   38.85   25.47   23.46   30.67   25.29   25.16

hotwater . March . peak         21.11   11.44   7.62    4.07    3.22    3.23    5.98    19.58   24.69   37.03   39.42   39.42   39.43   39.43   39.43   39.43   39.43   39.43   39.06   25.62   23.59   30.84   25.43   25.30

hotwater . April . peak         22.12   11.98   7.99    4.27    3.37    3.39    6.26    20.51   25.87   38.79   41.30   41.30   41.31   41.31   41.31   41.31   41.31   41.31   40.92   26.84   24.72   32.31   26.64   26.50

hotwater . May . peak           20.46   11.08   7.39    3.95    3.12    3.13    5.79    18.97   23.92   35.88   38.20   38.20   38.20   38.20   38.20   38.20   38.20   38.21   37.85   24.82   22.86   29.88   24.64   24.51

hotwater . June . peak          18.57   10.06   6.70    3.58    2.83    2.84    5.26    17.22   21.71   32.56   34.67   34.67   34.67   34.67   34.67   34.67   34.67   34.68   34.35   22.53   20.75   27.12   22.37   22.25

hotwater . July . peak          18.54   10.04   6.69    3.57    2.83    2.84    5.25    17.19   21.68   32.51   34.61   34.61   34.61   34.61   34.61   34.61   34.61   34.62   34.29   22.49   20.71   27.07   22.33   22.21

hotwater . August . peak        18.11   9.81    6.54    3.49    2.76    2.77    5.13    16.80   21.18   31.76   33.82   33.82   33.82   33.82   33.82   33.82   33.82   33.83   33.51   21.97   20.24   26.45   21.82   21.70

hotwater . September . peak     17.10   9.26    6.18    3.30    2.61    2.62    4.84    15.86   20.00   29.99   31.94   31.94   31.94   31.94   31.94   31.94   31.94   31.94   31.64   20.75   19.11   24.98   20.60   20.49

hotwater . October . peak       18.40   9.97    6.65    3.55    2.81    2.82    5.21    17.07   21.52   32.27   34.36   34.36   34.37   34.37   34.37   34.37   34.37   34.37   34.05   22.33   20.56   26.88   22.17   22.05

hotwater . November . peak      17.77   9.62    6.41    3.43    2.71    2.72    5.03    16.47   20.78   31.16   33.17   33.17   33.18   33.18   33.18   33.18   33.18   33.18   32.87   21.55   19.85   25.95   21.40   21.29

hotwater . December . peak      19.63   10.63   7.09    3.79    2.99    3.01    5.56    18.20   22.96   34.43   36.66   36.66   36.66   36.66   36.66   36.66   36.66   36.66   36.32   23.82   21.94   28.67   23.65   23.52

hotwater . January . weekend    3.14    3.14    3.08    3.07    3.07    3.06    3.15    3.59    4.58    5.74    6.35    6.62    6.42    5.46    4.61    4.13    3.88    3.81    3.74    3.46    3.23    3.15    3.10    3.09

hotwater . February . weekend   3.24    3.24    3.17    3.17    3.16    3.15    3.25    3.69    4.71    5.91    6.53    6.81    6.61    5.62    4.75    4.25    4.00    3.93    3.85    3.56    3.32    3.24    3.19    3.18

hotwater . March . weekend      3.25    3.25    3.19    3.18    3.17    3.17    3.27    3.71    4.74    5.95    6.57    6.85    6.64    5.65    4.78    4.28    4.02    3.95    3.87    3.58    3.34    3.26    3.20    3.20

hotwater . April . weekend      3.41    3.41    3.34    3.33    3.32    3.32    3.42    3.89    4.97    6.23    6.88    7.18    6.96    5.92    5.00    4.48    4.21    4.14    4.06    3.75    3.50    3.42    3.36    3.35

hotwater . May . weekend        3.15    3.15    3.09    3.08    3.07    3.07    3.16    3.60    4.59    5.76    6.37    6.64    6.44    5.48    4.63    4.14    3.90    3.82    3.75    3.47    3.24    3.16    3.10    3.10

hotwater . June . weekend       2.86    2.86    2.81    2.80    2.79    2.79    2.87    3.27    4.17    5.23    5.78    6.02    5.84    4.97    4.20    3.76    3.54    3.47    3.40    3.15    2.94    2.87    2.82    2.81

hotwater . July . weekend       2.86    2.86    2.80    2.79    2.79    2.78    2.87    3.26    4.16    5.22    5.77    6.01    5.83    4.96    4.19    3.75    3.53    3.47    3.40    3.14    2.93    2.86    2.81    2.81

hotwater . August . weekend     2.79    2.79    2.74    2.73    2.72    2.72    2.80    3.19    4.07    5.10    5.64    5.88    5.70    4.85    4.10    3.67    3.45    3.39    3.32    3.07    2.86    2.80    2.75    2.75

hotwater . September . weekend  2.64    2.64    2.58    2.58    2.57    2.57    2.65    3.01    3.84    4.82    5.32    5.55    5.38    4.58    3.87    3.46    3.26    3.20    3.14    2.90    2.70    2.64    2.60    2.59

hotwater . October . weekend    2.84    2.84    2.78    2.77    2.77    2.76    2.85    3.24    4.13    5.18    5.73    5.97    5.79    4.93    4.16    3.73    3.51    3.44    3.37    3.12    2.91    2.84    2.79    2.79

hotwater . November . weekend   2.74    2.74    2.68    2.68    2.67    2.67    2.75    3.13    3.99    5.00    5.53    5.76    5.59    4.76    4.02    3.60    3.38    3.32    3.26    3.01    2.81    2.74    2.70    2.69

hotwater . December . weekend   3.03    3.02    2.97    2.96    2.95    2.95    3.04    3.45    4.41    5.53    6.11    6.37    6.18    5.26    4.44    3.98    3.74    3.67    3.60    3.33    3.10    3.03    2.98    2.98

spaceheat . January . week      161.44  31.42   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    272.28  118.16  249.13  184.89  178.59  156.92  153.98  160.48  171.71  188.75  210.60  239.61  249.82  139.51  141.55  147.02  161.92

spaceheat . February . week     198.98  42.82   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    359.42  147.33  108.00  87.04   86.43   75.80   73.49   78.69   89.96   102.44  118.36  140.86  148.02  156.47  157.41  165.47  188.14

spaceheat . March . week        200.90  52.32   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    342.89  122.45  77.74   60.54   57.46   54.70   56.36   56.56   65.48   78.54   93.31   118.98  130.19  137.80  141.36  152.93  177.27

spaceheat . April . week        96.48   11.90   0.00    0.00    0.00    0.00    227.30  155.53  84.77   53.12   41.23   32.71   28.29   31.13   33.75   47.52   55.00   66.51   79.40   89.18   99.04   109.62  129.85  107.70

spaceheat . May . week          16.70   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    170.23  18.74   5.87    1.56    1.22    0.00    0.75    0.00    0.00    0.21    1.80    2.25    9.08    11.08   14.75   18.50   30.07   27.82

spaceheat . June . week         4.20    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    96.80   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.78    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.87    0.00    0.81    1.02

spaceheat . July . week         0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    37.10   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

spaceheat . August . week       0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    46.68   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

spaceheat . September . week    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    67.22   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

spaceheat . October . week      26.11   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    199.54  9.60    2.66    1.23    0.24    0.00    0.00    0.00    0.00    1.05    1.24    1.65    4.35    6.27    7.31    7.69    11.44   10.15

spaceheat . November . week     127.30  47.00   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    253.28  65.79   42.75   35.10   30.64   30.72   31.88   32.98   37.95   45.40   53.39   50.92   55.23   59.00   59.91   63.57   66.79

spaceheat . December . week     212.18  65.53   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    336.45  137.64  119.14  105.61  100.43  90.66   83.33   84.16   90.49   99.73   109.91  131.51  136.56  142.96  147.63  155.90  173.53

spaceheat . January . peak      263.31  113.56  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    483.58  290.57  254.04  229.33  224.76  216.83  210.16  216.04  223.62  236.50  256.46  279.14  291.14  294.52  301.60  312.70  338.30

spaceheat . February . peak     244.37  97.75   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    331.03  286.53  243.89  215.11  203.63  197.99  188.89  188.54  197.03  208.55  239.97  266.55  277.88  292.80  297.16  313.13  340.58

spaceheat . March . peak        252.31  97.95   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    463.42  264.21  238.75  227.32  225.74  225.61  222.56  220.65  232.98  239.47  252.15  271.58  277.74  289.27  296.68  306.05  326.61

spaceheat . April . peak        0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    408.76  217.81  198.80  177.91  183.56  184.23  180.66  193.24  190.23  189.05  189.28  208.35  212.03  215.30  220.44  227.43  242.29  290.30

spaceheat . May . peak          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    300.33  80.58   67.46   63.70   62.39   58.01   59.42   50.53   46.45   33.97   42.47   68.59   91.23   14.26   22.21   25.69   38.20   215.78

spaceheat . June . peak         0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    195.89  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    17.95   17.40   18.91   3.86    0.00    20.68   20.88   49.07   50.47

spaceheat . July . peak         0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    118.18  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

spaceheat . August . peak       0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    92.75   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

spaceheat . September . peak    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    130.61  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

spaceheat . October . peak      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    281.84  55.85   38.50   25.50   26.68   26.68   29.66   29.66   34.87   30.49   30.78   33.59   52.15   51.65   69.40   69.03   88.47   108.13

spaceheat . November . peak     59.31   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    315.25  90.24   50.92   32.88   27.30   28.91   28.43   39.94   49.10   46.14   106.26  147.20  160.87  166.43  162.73  178.57  213.29

spaceheat . December . peak     315.24  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    415.41  248.30  249.31  254.45  258.14  257.86  253.71  245.91  238.52  241.35  247.49  274.19  275.47  273.30  270.38  268.05  277.41

spaceheat . January . weekend   79.23   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    82.68   27.71   298.59  154.80  152.93  137.92  143.29  30.27   29.28   40.54   46.81   53.93   61.43   29.40   32.42   33.59   37.29

spaceheat . February . weekend  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.84    0.00    245.95  132.18  141.09  139.47  140.55  93.80   101.26  111.70  121.90  138.72  145.58  3.22    3.42    5.76    7.88

spaceheat . March . weekend     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    311.82  119.20  134.77  145.59  146.82  73.38   82.21   94.40   108.52  124.43  134.49  0.00    0.00    0.00    0.00

spaceheat . April . weekend     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    240.06  104.17  81.58   75.23   74.65   72.93   55.22   58.73   64.28   71.02   86.59   0.00    0.00    0.00    0.00    137.43

spaceheat . May . weekend       0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    178.54  11.22   15.58   12.43   12.63   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    15.23

spaceheat . June . weekend      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    82.42   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    41.09

spaceheat . July . weekend      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    31.71   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    14.54

spaceheat . August . weekend    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    34.29   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    6.61

spaceheat . September . weekend 0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    96.09   2.43    5.29    6.49    9.87    8.02    5.71    4.17    4.36    4.51    7.30    0.00    0.00    0.00    0.00    51.41

spaceheat . October . weekend   20.02   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    156.59  22.97   14.61   16.43   15.76   15.98   15.07   17.52   18.21   26.95   31.88   3.02    3.19    3.27    5.70    55.63

spaceheat . November . weekend  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    185.87  53.33   69.48   74.83   75.74   38.78   45.08   47.38   55.04   76.60   77.26   0.00    0.00    0.00    0.00

spaceheat . December . weekend  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    404.53  228.50  237.66  236.29  240.72  141.42  147.29  156.60  163.26  176.61  178.56  0.00    0.00    0.00    0.00

cooking . January . week        16.22   4.71    0.44    0.00    0.00    1.24    12.92   37.83   25.84   29.15   72.35   133.29  164.24  147.03  121.47  97.16   75.48   55.26   41.29   31.88   25.07   22.55   22.45   20.64

cooking . February . week       17.12   5.16    0.49    0.00    0.00    1.11    12.31   37.73   25.82   29.15   72.35   133.28  164.25  147.11  121.59  97.72   76.22   56.11   41.87   32.37   25.30   22.53   22.46   20.54

cooking . March . week          17.55   5.90    0.63    0.00    0.00    1.03    11.92   37.65   25.82   29.15   72.35   133.28  164.26  147.29  121.94  98.16   76.78   56.75   42.29   32.77   25.61   22.59   22.46   20.64

cooking . April . week          7.67    1.07    0.02    0.00    0.84    10.30   35.05   27.20   28.80   67.80   126.91  161.02  149.39  125.09  100.90  79.46   59.31   44.03   34.11   26.53   23.04   22.46   22.14   16.66

cooking . May . week            5.61    0.59    0.00    0.00    1.11    12.23   37.66   25.92   29.14   72.35   133.34  164.21  147.28  121.88  97.66   76.32   56.25   42.05   32.58   25.48   22.80   22.46   21.92   17.62

cooking . June . week           5.13    0.49    0.00    0.00    1.11    12.23   37.66   25.92   29.14   72.35   133.34  164.21  147.25  121.83  97.61   76.23   56.15   41.98   32.49   25.32   22.77   22.46   21.98   18.54

cooking . July . week           5.59    0.58    0.00    0.00    1.10    12.16   37.65   25.92   29.14   72.35   133.34  164.22  147.30  121.93  97.73   76.39   56.33   42.10   32.62   25.49   22.80   22.46   21.95   17.73

cooking . August . week         5.83    0.62    0.00    0.00    1.04    11.86   37.59   25.92   29.14   72.35   133.34  164.24  147.41  122.14  98.04   76.76   56.74   42.37   32.87   25.61   22.81   22.46   22.03   17.62

cooking . September . week      5.14    0.48    0.00    0.00    1.10    12.15   37.64   25.92   29.14   72.35   133.34  164.22  147.28  121.88  97.69   76.32   56.25   42.04   32.55   25.34   22.77   22.46   22.01   18.60

cooking . October . week        7.37    0.92    0.00    0.00    0.91    10.97   36.48   26.59   28.98   70.08   130.12  162.63  148.49  123.73  99.55   78.27   58.17   43.19   33.59   26.25   22.92   22.46   22.03   15.59

cooking . November . week       17.43   5.92    0.64    0.00    0.00    1.05    11.98   37.66   25.83   29.15   72.35   133.27  164.29  147.27  121.90  98.11   76.72   56.67   42.25   32.74   25.61   22.81   22.46   21.98

cooking . December . week       18.00   5.42    0.51    0.00    0.00    1.00    11.76   37.64   25.81   29.15   72.35   133.27  164.29  147.31  122.03  98.22   76.88   56.85   42.34   32.79   25.47   22.79   22.46   22.12

cooking . January . peak        22.24   18.19   2.97    0.00    0.00    0.00    6.69    36.57   25.87   29.15   72.35   133.32  164.42  149.78  126.69  104.30  84.79   65.69   48.23   38.62   30.51   23.61   22.46   22.46

cooking . February . peak       22.23   18.21   3.00    0.00    0.00    0.00    6.66    36.54   25.92   29.15   72.35   133.35  164.32  149.82  126.77  104.31  84.71   65.69   48.23   38.60   30.53   23.61   22.46   22.46

cooking . March . peak          22.23   13.66   2.25    0.00    0.00    0.00    5.00    27.41   19.44   21.86   54.26   100.01  123.24  112.37  95.08   78.23   63.54   49.27   36.18   28.95   22.90   17.71   16.85   16.85

cooking . April . peak          20.49   9.68    1.29    0.00    0.00    0.55    9.45    37.18   25.82   29.15   72.35   133.30  164.32  148.36  124.08  100.77  80.18   60.56   44.78   35.13   27.24   22.85   22.46   21.09

cooking . May . peak            18.21   2.99    0.00    0.00    0.00    6.68    36.61   25.92   29.14   72.35   133.27  164.62  149.82  126.77  104.31  84.71   65.69   48.23   38.60   30.53   23.61   22.46   22.46   0.00

cooking . June . peak           18.21   2.99    0.00    0.00    0.00    6.68    36.61   25.92   29.14   72.35   133.27  164.62  149.82  126.77  104.31  84.71   65.69   48.23   38.60   30.53   23.61   22.46   22.46   0.00

cooking . July . peak           18.21   2.99    0.00    0.00    0.00    6.68    36.61   25.92   29.14   72.35   133.27  164.62  149.82  126.77  104.31  84.71   65.69   48.23   38.60   30.53   23.61   22.46   22.46   0.00

cooking . August . peak         18.21   2.99    0.00    0.00    0.00    6.68    36.61   25.92   29.14   72.35   133.27  164.62  149.82  126.77  104.31  84.71   65.69   48.23   38.60   30.53   23.61   22.46   22.46   0.00

cooking . September . peak      18.21   2.99    0.00    0.00    0.00    6.68    36.61   25.92   29.14   72.35   133.27  164.62  149.82  126.77  104.31  84.71   65.69   48.23   38.60   30.53   23.61   22.46   22.46   0.00

cooking . October . peak        19.63   5.42    0.44    0.00    0.00    0.82    10.84   37.49   25.78   29.15   72.35   133.27  164.32  147.63  122.73  99.00   77.91   58.00   43.06   33.39   25.60   22.46   22.46   20.41

cooking . November . peak       22.26   18.21   3.00    0.00    0.00    0.00    6.68    36.61   25.92   29.14   72.35   133.27  164.62  149.82  126.77  104.28  84.71   65.69   48.33   38.66   30.52   23.61   22.46   22.46

cooking . December . peak       22.26   18.21   3.00    0.00    0.00    0.00    6.68    36.61   25.92   29.14   72.35   133.27  164.62  149.82  126.77  104.28  84.71   65.69   48.33   38.66   30.52   23.61   22.46   22.46

cooking . January . weekend     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    2.30    4.75    4.79    4.29    11.42   13.93   5.99    2.80    2.49    2.42    1.99    0.89    0.16    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00

cooking . February . weekend    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    2.30    4.75    4.80    4.27    11.43   13.93   5.98    2.80    2.50    2.43    1.99    0.21    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

cooking . March . weekend       0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.35    2.59    5.34    5.40    4.81    12.85   15.67   6.72    3.15    2.81    2.73    2.24    0.24    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

cooking . April . weekend       0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.35    2.59    5.34    5.40    4.81    12.85   15.67   6.72    3.15    2.81    2.73    2.24    0.24    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    7.39

cooking . May . weekend         0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    2.30    4.75    4.80    4.27    11.43   13.93   5.98    2.80    2.50    2.43    1.99    0.21    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    8.75

cooking . June . weekend        0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.35    2.59    5.34    5.40    4.81    12.85   15.67   6.72    3.15    2.81    2.73    2.24    0.24    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    9.85

cooking . July . weekend        0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    2.30    4.75    4.80    4.27    11.43   13.93   5.98    2.80    2.50    2.43    1.99    0.21    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    11.23

cooking . August . weekend      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.38    2.88    5.94    5.99    5.34    14.28   17.41   7.47    3.50    3.12    3.04    2.49    0.27    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    8.75

cooking . September . weekend   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.26    1.94    4.01    4.05    3.61    9.64    11.75   5.04    2.36    2.11    2.05    1.68    0.18    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    9.85

cooking . October . weekend     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    2.30    4.75    4.80    4.27    11.43   13.93   5.98    2.80    2.50    2.43    1.99    0.21    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    6.57

cooking . November . weekend    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.31    2.35    4.86    4.90    4.37    11.69   14.25   6.11    2.86    2.55    2.49    2.04    0.22    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

cooking . December . weekend    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.28    2.07    4.27    4.32    3.85    10.28   12.54   5.38    2.52    2.25    2.19    1.79    0.19    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

refrig . January . week         456     456     456     456     456     456     456     484.4   513     541.5   541.5   558.6   570     570     570     570     558.6   552.9   547.2   541.5   524.4   501.5   484.4   456

refrig . February . week        509     509     509     509     509     509     509     540.8   572.6   604.4   604.4   623.5   636.2   636.2   636.2   636.2   623.5   617.1   610.8   604.4   585.4   559.8   540.8   509

refrig . March . week           579.1   579.1   579.1   579.1   579.1   579.1   579.1   615.3   651.6   687.8   687.8   709.5   724     724     724     724     709.5   702.2   695     687.8   666.1   637.1   615.3   579.1

refrig . April . week           642.4   642.4   642.4   642.4   642.4   642.4   642.4   682.5   722.7   762.9   762.9   786.9   802.9   802.9   802.9   802.9   786.9   778.8   770.9   762.9   738.8   706.6   682.5   642.4

refrig . May . week             712.6   712.6   712.6   712.6   712.6   712.6   757.1   801.6   846.2   846.2   872.9   890.7   890.7   890.7   890.7   872.9   864     855.1   846.2   819.5   783.8   757.1   712.6   712.6

refrig . June . week            782.7   782.7   782.7   782.7   782.7   782.7   831.7   880.6   929.6   929.6   958.9   978.4   978.4   978.4   978.4   958.9   949.1   939.4   929.6   900.2   861.1   831.7   782.7   782.7

refrig . July . week            888.1   888.1   888.1   888.1   888.1   888.1   943.6   999.1   1054.6  1054.6  1087.9  1110.1  1110.1  1110.1  1110.1  1087.9  1076.8  1065.7  1054.6  1021.3  976.9   943.6   888.1   887

refrig . August . week          829.6   829.6   829.6   829.6   829.6   829.6   881.4   933.3   985.1   985.1   1016.2  1036.9  1036.9  1036.9  1036.9  1016.2  1005.9  995.5   985.1   954     912.5   881.4   829.6   829.6

refrig . September . week       748.9   748.9   748.9   748.9   748.9   748.9   795.6   842.5   889.3   889.3   917.4   936     936     936     936     917.4   908     898.6   889.3   861.2   823.7   795.6   748.9   748.8

refrig . October . week         655.3   655.3   655.3   655.3   655.3   655.3   696.1   737.1   778.1   778.1   802.7   819     819     819     819     802.7   794.5   786.3   778.1   753.5   720.8   696.1   655.3   655.3

refrig . November . week        549.9   549.9   549.9   549.9   549.9   549.9   549.9   584.4   618.7   653.1   653.1   673.7   687.4   687.4   687.4   687.4   673.7   666.8   660     653.1   632.4   604.9   584.4   549.9

refrig . December . week        469.2   469.2   469.2   469.2   469.2   469.2   469.2   498.5   527.9   557.2   557.2   574.8   586.5   586.5   586.5   586.5   574.8   568.9   563     557.2   539.6   516.1   498.5   469.2

refrig . January . peak         456     456     456     456     456     456     456     484.4   513     541.5   541.5   558.6   570     570     570     570     558.6   552.9   547.2   541.5   524.4   501.5   484.4   456

refrig . February . peak        509     509     509     509     509     509     509     540.8   572.6   604.4   604.4   623.5   636.2   636.2   636.2   636.2   623.5   617.1   610.8   604.4   585.4   559.8   540.8   509

refrig . March . peak           579.1   579.1   579.1   579.1   579.1   579.1   579.1   615.3   651.6   687.8   687.8   709.5   724     724     724     724     709.5   702.2   695     687.8   666.1   637.1   615.3   579.1

refrig . April . peak           642.4   642.4   642.4   642.4   642.4   642.4   642.5   682.6   722.8   763     763     787     803     803     803     803     787     778.9   771     763     738.9   706.7   682.6   642.5

refrig . May . peak             712.6   712.6   712.6   712.6   712.6   712.6   757.1   801.6   846.2   846.2   872.9   890.7   890.7   890.7   890.7   872.9   864     855.1   846.2   819.5   783.8   757.1   712.6   713.3

refrig . June . peak            782.7   782.7   782.7   782.7   782.7   782.7   831.7   880.6   929.6   929.6   958.9   978.4   978.4   978.4   978.4   958.9   949.1   939.4   929.6   900.2   861.1   831.7   782.7   784

refrig . July . peak            888.1   888.1   888.1   888.1   888.1   888.1   943.6   999.1   1054.6  1054.6  1087.9  1110.1  1110.1  1110.1  1110.1  1087.9  1076.8  1065.7  1054.6  1021.3  976.9   943.6   888.1   888.1

refrig . August . peak          829.6   829.6   829.6   829.6   829.6   829.6   881.4   933.3   985.1   985.1   1016.2  1036.9  1036.9  1036.9  1036.9  1016.2  1005.9  995.5   985.1   954     912.5   881.4   829.6   829.6

refrig . September . peak       748.9   748.9   748.9   748.9   748.9   748.9   795.6   842.5   889.3   889.3   917.4   936     936     936     936     917.4   908     898.6   889.3   861.2   823.7   795.6   748.9   748.9

refrig . October . peak         655.3   655.3   655.3   655.3   655.3   655.3   696.1   737.1   778.1   778.1   802.7   819     819     819     819     802.7   794.5   786.3   778.1   753.5   720.8   696.1   655.3   655.3

refrig . November . peak        549.9   549.9   549.9   549.9   549.9   549.9   549.9   584.4   618.7   653.1   653.1   673.7   687.4   687.4   687.4   687.4   673.7   666.8   660     653.1   632.4   604.9   584.4   549.9

refrig . December . peak        469.2   469.2   469.2   469.2   469.2   469.2   469.2   498.5   527.9   557.2   557.2   574.8   586.5   586.5   586.5   586.5   574.8   568.9   563     557.2   539.6   516.1   498.5   469.2

refrig . January . weekend      456     456     456     456     456     456     456     484.4   513     541.5   541.5   558.6   570     570     570     570     558.6   552.9   547.2   541.5   524.4   501.5   484.4   456

refrig . February . weekend     509     509     509     509     509     509     509     540.8   572.6   604.4   604.4   623.5   636.2   636.2   636.2   636.2   623.5   617.1   610.8   604.4   585.4   559.8   540.8   509

refrig . March . weekend        579.1   579.1   579.1   579.1   579.1   579.1   579.1   615.3   651.6   687.8   687.8   709.5   724     724     724     724     709.5   702.2   695     687.8   666.1   637.1   615.3   579.1

refrig . April . weekend        642.4   642.4   642.4   642.4   642.4   642.4   642.4   682.5   722.7   762.9   762.9   786.9   802.9   802.9   802.9   802.9   786.9   778.8   770.9   762.9   738.8   706.6   682.5   642.4

refrig . May . weekend          712.6   712.6   712.6   712.6   712.6   712.6   757.1   801.6   846.2   846.2   872.9   890.7   890.7   890.7   890.7   872.9   864     855.1   846.2   819.5   783.8   757.1   712.6   712.6

refrig . June . weekend         782.7   782.7   782.7   782.7   782.7   782.7   831.7   880.6   929.6   929.6   958.9   978.4   978.4   978.4   978.4   958.9   949.1   939.4   929.6   900.2   861.1   831.7   782.7   782.7

refrig . July . weekend         888.1   888.1   888.1   888.1   888.1   888.1   943.6   999.1   1054.6  1054.6  1087.9  1110.1  1110.1  1110.1  1110.1  1087.9  1076.8  1065.7  1054.6  1021.3  976.9   943.6   888.1   888.1

refrig . August . weekend       829.6   829.6   829.6   829.6   829.6   829.6   881.4   933.3   985.1   985.1   1016.2  1036.9  1036.9  1036.9  1036.9  1016.2  1005.9  995.5   985.1   954     912.5   881.4   829.6   820

refrig . September . weekend    748.9   748.9   748.9   748.9   748.9   748.9   795.6   842.5   889.3   889.3   917.4   936     936     936     936     917.4   908     898.6   889.3   861.2   823.7   795.6   748.9   748.9

refrig . October . weekend      655.3   655.3   655.3   655.3   655.3   655.3   696.1   737.1   778.1   778.1   802.7   819     819     819     819     802.7   794.5   786.3   778.1   753.5   720.8   696.1   655.3   655.3

refrig . November . weekend     549.9   549.9   549.9   549.9   549.9   549.9   549.9   584.4   618.7   653.1   653.1   673.7   687.4   687.4   687.4   687.4   673.7   666.8   660     653.1   632.4   604.9   584.4   549.9

refrig . December . weekend     469.2   469.2   469.2   469.2   469.2   469.2   469.2   498.5   527.9   557.2   557.2   574.8   586.5   586.5   586.5   586.5   574.8   568.9   563     557.2   539.6   516.1   498.5   469.2

HVAC . January . week           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    8.23    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . February . week          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    13.55   26.89   27.65   35.85   42.04   42.69   40.51   18.45   15.84   6.76    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . March . week             0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    23.02   30.40   51.87   48.67   48.73   46.46   49.41   47.02   36.81   11.50   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . April . week             0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    18.68   36.24   118.21  111.03  143.71  215.07  191.95  186.65  105.05  76.11   54.84   54.11   32.47   15.42   13.84   13.16   0.00

HVAC . May . week               8.55    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    15.45   374.40  419.75  735.72  713.50  736.65  742.40  770.50  751.05  769.60  671.00  629.90  488.15  412.80  371.25  329.85  230.15  79.75

HVAC . June . week              12.35   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    65.50   902.89  855.44  1032.33 1038.89 1069.00 1070.83 1115.00 1121.78 1068.39 1039.78 959.89  867.44  810.83  714.50  600.72  456.06  128.61

HVAC . July . week              133.42  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    259.37  1300.42 1378.16 1665.42 1734.05 1818.63 1841.32 1884.47 1897.11 1852.89 1830.42 1700.79 1567.26 1434.21 1335.53 1191.21 998.53  420.79

HVAC . August . week            139.89  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    271.95  1363.49 1444.99 1746.19 1818.15 1906.83 1930.61 1975.86 1989.11 1942.75 1919.19 1783.27 1643.27 1503.76 1400.29 1248.98 1046.95 441.20

HVAC . September . week         16.71   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    88.64   1221.93 1157.72 1397.12 1405.99 1446.74 1449.22 1508.99 1518.17 1445.91 1407.19 1299.07 1173.96 1097.35 966.97  812.99  617.21  174.06

HVAC . October . week           7.33    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    13.25   321.04  359.93  630.86  611.82  631.67  636.60  660.69  644.01  659.92  575.37  540.13  418.58  353.97  318.34  282.84  197.35  68.38

HVAC . November . week          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    21.31   41.33   134.83  126.65  163.92  245.33  218.95  212.91  119.83  86.81   62.56   61.72   37.04   17.59   15.79   15.01   0.00

HVAC . December . week          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    10.38   13.71   23.39   21.94   21.97   20.95   22.28   21.20   16.60   5.19    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . January . peak           0       0       0       0       0       0       0       0       76.80   0.00    76.80   45.80   93.13   97.23   135.50  118.50  38.40   38.40   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . February . peak          162.33  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    74.00   286.60  178.10  329.43  342.07  421.93  368.87  373.77  307.67  264.30  168.40  54.33   41.67   41.67   41.67   38.33   0.00

HVAC . March . peak             0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    45.67   179.17  235.90  239.33  240.00  306.00  396.33  427.00  308.80  227.00  160.67  157.07  109.00  108.67  53.50   15.10

HVAC . April . peak             0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    30.20   551.53  406.67  619.33  577.33  565.67  587.00  547.33  549.00  524.33  511.67  334.67  230.00  210.67  209.33  169.67  126.67  53.67

HVAC . May . peak               0.00    0.00    0.00    375.67  866.33  1001.00 1155.33 1199.00 1222.00 1222.33 1263.67 1174.33 1175.33 1122.67 1009.00 759.33  715.67  681.00  595.33  496.00  368.33  169.67  126.67  53.67

HVAC . June . peak              248.33  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    117.00  1112.67 1119.67 1359.67 1403.33 1503.67 1580.67 1614.33 1638.67 1637.00 1664.67 1629.00 1593.33 1448.67 1326.67 1153.67 957.00  592.33

HVAC . July . peak              0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    743.33  2033.33 2233.33 2700.00 2766.67 2800.00 2833.33 2866.67 2866.67 2766.67 2700.00 2600.00 2400.00 2133.33 1900.00 1700.00 1400.00 1133.33

HVAC . August . peak            0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    779.38  2131.94 2341.64 2830.94 2900.84 2935.79 2970.74 3005.69 3005.69 2900.84 2830.94 2726.09 2516.39 2236.79 1992.14 1782.44 1467.89 1188.30

HVAC . September . peak         336.08  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    158.34  1505.84 1515.31 1840.12 1899.21 2035.00 2139.21 2184.77 2217.70 2215.45 2252.89 2204.62 2156.35 1960.56 1795.46 1561.32 1295.16 801.64

HVAC . October . peak           0.00    0.00    0.00    322.13  742.87  858.34  990.68  1028.12 1047.85 1048.13 1083.57 1006.97 1007.83 962.67  865.20  651.12  613.67  583.95  510.49  425.31  315.84  145.49  108.61  46.02

HVAC . November . peak          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    34.45   629.13  463.88  706.46  658.56  645.25  669.58  624.33  626.24  598.10  583.65  381.75  262.36  240.30  238.78  193.54  144.49  61.22

HVAC . December . peak          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    20.59   80.78   106.37  107.91  108.21  137.97  178.70  192.53  139.24  102.35  72.44   70.82   49.15   49.00   24.12   6.81

HVAC . January . weekend        0.00    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0

HVAC . February . weekend       0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.98    89.24   105.83  109.75  109.86  107.28  93.31   93.31   90.49   91.89   92.58   0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . March . weekend          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . April . weekend          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    180.50  106.30  237.44  296.21  100.55  48.25   11.43   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . May . weekend            0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    7.38    338.71  276.93  278.66  236.29  147.13  127.13  125.75  104.00  100.63  27.25   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . June . weekend           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    93.58   1084.60 938.10  948.60  935.94  443.10  448.30  443.60  388.00  356.80  323.90  0.00    0.00    0.00    0.00    42.50

HVAC . July . weekend           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    206.33  1429.89 1236.56 1302.22 1292.78 743.56  731.33  728.33  695.11  613.67  550.78  122.22  0.00    0.00    0.00    216.33

HVAC . August . weekend         0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    216.34  1499.23 1296.52 1365.37 1355.47 779.61  766.80  763.65  728.82  643.43  577.49  128.15  0.00    0.00    0.00    226.82

HVAC . September . weekend      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    126.65  1467.85 1269.59 1283.80 1266.66 599.67  606.71  600.35  525.10  482.88  438.35  0.00    0.00    0.00    0.00    57.52

HVAC . October . weekend        0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    6.32    290.44  237.46  238.95  202.61  126.16  109.01  107.83  89.18   86.28   23.37   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . November . weekend       0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    205.89  121.25  270.84  337.88  114.70  55.04   13.03   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

HVAC . December . weekend       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0

;

* Data input: PX prices

TABLE PX (months, ltypes, hours) "PX prices in $/MWh"

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12     13     14      15      16      17      18      19     20     21     22     23     24

January . Peak      18.107 15.730 14.987 14.963 17.137 23.707 28.427 29.557 29.543 29.863 29.583 28.113 26.663 26.317  25.777  25.283  26.260  32.263  31.790 30.633 29.830 27.160 25.670 22.007

February . Peak     13.856 13.163 13.161 13.161 14.285 18.647 22.592 23.375 23.053 22.917 22.780 22.773 22.740 22.467  21.877  21.330  21.643  23.220  23.977 23.061 22.550 22.247 20.021 15.943

March . Peak        13.630 12.113 10.573 10.187 14.427 17.887 21.927 22.800 23.007 23.450 23.803 23.643 23.580 23.387  22.547  22.263  22.260  21.750  28.353 26.370 23.617 21.397 20.883 17.003

April . Peak        18.249 17.406 16.494 16.249 17.251 20.106 25.076 26.970 27.079 27.771 28.343 29.602 29.264 28.586  30.233  28.499  27.613  27.446  29.858 31.592 30.961 27.505 25.935 20.885

May . Peak          21.085 18.187 16.135 12.910 15.477 21.130 28.390 31.333 37.644 34.083 40.073 40.697 42.293 45.623  46.460  46.727  43.331  40.589  36.998 34.966 38.995 33.895 25.777 23.662

June . Peak         18.500 13.158 11.163 9.497  9.430  13.166 20.236 25.408 28.915 33.360 40.970 44.558 54.688 65.562  78.897  90.623  78.335  65.992  56.882 43.873 45.237 37.659 31.103 23.529

July . Peak         27.340 21.483 18.293 16.313 15.293 18.391 21.552 24.618 28.170 30.497 37.309 44.965 69.460 96.367  124.743 128.113 117.903 102.420 60.003 41.270 38.416 32.167 32.297 27.617

August . Peak       31.757 27.810 25.543 24.377 24.823 29.763 25.247 27.587 31.730 34.817 42.749 44.587 60.185 105.071 165.747 186.701 183.003 138.914 70.337 43.723 45.083 37.540 35.193 27.063

September . Peak    25.960 21.897 17.957 15.163 21.717 26.527 27.160 30.233 30.383 34.120 35.580 36.263 36.010 39.207  42.097  43.513  42.077  37.584  36.524 36.214 36.413 33.940 32.263 29.217

October . Peak      38.033 34.663 30.970 27.577 31.997 38.610 32.497 29.917 28.850 35.640 44.333 51.673 63.003 77.797  90.467  98.550  92.713  71.897  73.088 69.362 59.217 41.733 35.467 37.968

November . Peak     24.320 19.260 17.673 17.427 23.417 30.013 26.337 35.077 31.540 35.263 37.820 37.933 32.257 32.980  32.897  32.193  34.807  47.190  47.237 43.123 37.147 31.203 32.513 28.593

December . Peak     25.340 22.713 21.837 22.133 24.020 28.170 32.193 31.993 32.707 31.237 30.210 28.690 28.193 27.913  27.760  27.753  30.668  44.500  43.470 35.900 33.750 31.677 30.327 27.327

January . Week      15.993 15.493 15.327 15.327 16.077 20.160 28.793 30.317 30.557 30.863 29.383 28.283 27.530 27.530  26.480  26.137  27.820  38.540  35.727 31.253 29.057 25.177 25.160 20.660

February . Week     13.996 13.995 13.991 13.992 14.853 19.278 25.433 26.813 26.102 25.046 23.803 22.610 22.917 22.640  22.453  22.357  22.813  27.539  30.863 28.927 24.171 22.000 20.423 17.123

March . Week        14.547 13.450 12.687 13.093 14.757 17.443 21.780 24.130 23.117 23.197 23.503 23.230 24.040 23.810  23.607  23.370  22.427  21.475  27.377 26.023 23.023 21.497 19.383 16.733

April . Week        18.280 17.713 16.903 17.213 18.370 21.057 26.274 28.786 29.175 28.336 28.627 28.117 27.980 27.197  25.843  23.693  22.892  22.755  24.772 27.167 29.489 25.350 25.013 20.950

May . Week          17.148 15.521 12.455 12.119 13.712 19.477 23.994 29.614 29.798 30.775 33.171 33.541 33.605 36.660  36.294  35.791  33.619  32.001  31.687 31.429 35.850 31.486 27.060 21.899

June . Week         15.178 10.990 9.924  9.387  9.333  9.908  17.477 24.285 28.726 32.980 34.788 34.719 35.893 42.829  48.265  50.584  49.300  45.836  38.516 34.059 36.545 34.727 25.443 22.522

July . Week         23.571 17.147 13.410 12.747 12.577 16.646 16.733 25.791 28.578 33.873 41.145 49.692 65.840 84.316  92.599  97.408  95.681  69.569  52.732 40.831 40.230 31.737 37.364 24.181

August . Week       26.557 23.370 21.000 20.927 20.929 23.540 23.081 25.503 28.953 30.393 33.417 36.133 39.337 51.615  69.608  79.481  73.539  57.506  41.897 37.578 35.113 31.945 30.762 27.560

September . Week    21.130 16.750 12.557 9.283  9.570  17.993 19.003 24.737 24.463 31.417 35.697 49.437 55.277 61.770  73.733  78.013  74.227  80.447  72.600 57.697 57.057 33.267 33.683 27.963

October . Week      30.413 26.667 27.587 25.453 28.537 33.443 36.657 33.327 32.997 34.330 36.583 38.667 48.617 66.053  77.899  77.900  76.327  54.307  62.003 64.317 50.057 42.497 37.203 35.327

November . Week     26.667 28.187 25.330 25.347 27.737 31.110 26.217 33.323 28.660 32.647 36.327 36.660 37.977 38.643  43.327  47.777  49.690  72.723  58.443 50.663 42.543 35.510 33.810 24.023

December . Week     25.267 22.780 22.040 22.083 23.803 29.663 33.230 36.950 35.643 33.870 32.213 30.650 29.513 29.067  28.287  27.817  30.351  45.810  45.510 40.428 37.423 33.077 32.200 29.010

January . Weekend   17.661 14.796 13.883 13.660 14.603 17.587 17.016 20.321 22.533 22.470 22.443 22.649 22.411 22.208  21.690  21.938  22.251  26.780  26.887 26.342 24.699 23.962 20.592 17.909

February . Weekend  14.067 13.861 13.827 13.143 13.661 12.659 12.846 17.070 18.665 19.817 19.965 19.460 18.616 18.495  17.928  17.688  18.071  21.264  22.129 21.771 20.546 19.464 17.138 13.497

March . Weekend     17.244 15.147 14.317 13.967 14.681 14.847 14.927 17.412 19.423 20.197 20.903 21.210 20.973 20.893  20.163  19.590  19.770  21.333  25.883 25.657 22.940 20.287 18.120 15.597

April . Weekend     22.144 20.391 18.435 18.178 18.399 19.105 20.261 22.668 25.328 26.053 25.885 25.997 24.829 24.663  24.029  23.392  23.103  23.206  24.743 26.482 27.034 25.745 24.069 21.281

May . Weekend       18.237 13.660 10.509 9.659  9.563  7.669  7.997  15.330 22.007 25.694 26.977 27.174 27.443 27.504  27.408  27.401  27.763  27.836  26.759 26.592 31.571 26.890 21.775 15.730

June . Weekend      15.799 12.505 11.996 11.158 11.378 8.394  6.915  12.282 19.667 26.009 32.915 33.028 33.831 35.029  36.338  36.708  38.667  36.350  34.958 32.684 36.596 34.941 24.819 17.664

July . Weekend      24.493 22.023 16.887 16.880 14.450 15.593 13.350 21.389 24.532 27.478 28.830 31.432 37.148 35.389  34.621  33.052  32.139  31.563  30.506 28.295 28.091 27.007 26.626 22.321

August . Weekend    29.087 24.390 23.207 19.853 19.600 22.397 18.089 24.056 27.533 29.326 31.447 31.973 35.587 38.540  47.352  48.500  48.503  46.940  36.297 33.380 33.680 31.059 30.743 25.653

September . Weekend 25.947 19.740 16.363 12.620 13.447 11.627 14.023 15.403 17.157 22.817 24.900 25.524 29.190 28.259  30.499  30.648  30.037  30.995  27.981 26.736 27.433 24.927 23.650 21.080

October . Weekend   35.233 32.414 32.279 30.197 31.911 33.067 30.013 31.887 27.333 31.337 37.840 38.913 45.330 54.603  58.090  60.090  60.333  64.020  58.050 58.920 51.520 42.680 36.080 34.457

November . Weekend  26.673 18.997 14.273 12.657 16.633 20.467 15.583 18.092 19.183 22.266 25.395 24.505 22.869 21.796  21.958  22.262  23.685  33.847  35.006 35.696 32.494 27.958 28.647 22.653

December . Weekend  26.757 25.473 22.960 21.343 19.170 23.100 27.950 28.763 29.127 29.873 29.263 28.650 28.180 27.227  27.030  27.107  29.776  39.387  39.473 37.067 36.500 32.733 29.850 26.517

;

* Computation of maximum electrical power

maxl (months, lperiod)

=

smax ( (hours, ltypes)$(lperind(months, ltypes, hours) eq ord(lperiod)),

load('electrical', months, ltypes, hours) );

maxl (winterm, 'on') = 0;

* Computation of consumed energy per month and period

MCEnergy (months, lperiod)

=

sum ( (enduse, hours, ltypes)$(lperind(months, ltypes, hours) eq ord(lperiod)),

load(enduse, months, ltypes, hours) * ndltypes (months, ltypes) );

* Computation of the total electrical load

TotEload (months, ltypes, hours) = sum (electric, load (electric, months, ltypes, hours)) ;

* Computation of the total consumed energy

TCENERGY = sum ( (enduse, months, ltypes, hours), load (enduse, months, ltypes, hours) * ndltypes (months, ltypes) );

* Variables definition

VARIABLES

GenL (enduse, dertech, months, ltypes, hours) DER generation up to the load (kW)

GenX (dertech, months, ltypes, hours) DER generation to sell (kW)

GenH (enduse, dertech, months, ltypes, hours) Residual Heat used for Heating (kW)

GenCool (enduse, dertech, months, ltypes, hours) Residual Heat used for Cooling (kW)

GenInv (dertech) DER investment (units)

TotCost Goal Function Cost

DEPP Dist. Energy Purchases (peak) ($)

DEPM Dist. Energy Purchases (Mid) ($)

DEPO Dist. Energy Purchases (Off) ($)

DPP Dist. Power Purchases ($)

DGPP Dist. Gas Power Purchases ($)

DGPM Dist. Gas Purchases (Mid) ($)

DGPO Dist. Gas Purchases (Off) ($)

GFC  Gas fixed costs         ($)

PPXP Power PX Purchases ($)

SGIC Self Gen. Investment costs ($)

SGVC Self Gen. Variable costs ($)

EnSales Energy Sales ($)

BillingPP(months, lperiod) Billing Power per Period (kW)

BillingGPP(months, lperiod) Billing Gas Power per Period (kW)

BillingP (months) Billing Power (kW)

BillingGP (months) Billing Gas Power (kW)

DEPur (electric, months, ltypes, hours) Dist. Energy Purchases (kWh)

DGPur (enduse, months, ltypes, hours) Dist. Gas Purchases (kWh)

w1 (months, ltypes, hours) Auxiliar integer variable

Dump (enduse, dertech, months, ltypes, hours) Dummy variable for excess heat (kW)

TotGenEl (months, ltypes, hours) total locally generated electric power (kW)

TotGenCool (months, ltypes, hours) total locally generated cooling power (kW)

TotGenElnCool (months, ltypes, hours) TotGenEl+TotGenCool (kW)

CO2cost Carbon Emissions cost ($)

TotEmis  Total Emissions (kg)

CO2CostDisco Carbon Emissions cost for disco purchases ($)

;

* Variables characteristics

POSITIVE VARIABLES GenL, GenX, GenH, GenCool, DEPur, DGPur;

BINARY VARIABLE w1;

INTEGER VARIABLE GenInv;

*GenInv.fx('SOFCo1') = 9;

*GenInv.fx('SOFCo2') = 4;

*GenInv.fx('mT_P') = 1;

GenInv.up(dertech)$(opt1 eq 0) = 0 ;

GenH.up(enduse, dertech, months, ltypes, hours)$(opt1 ne 2) = 0 ;

GenCool.up(enduse, dertech, months, ltypes, hours)$(opt1 ne 2) = 0 ;

GenX.up(dertech, months, ltypes, hours)$(opt3 eq 0) = 0;

GenCool.up (enduse, dertech, months, ltypes, hours)$(Deropt (dertech, 'type') eq 1) = 0;

GenH.up (enduse, dertech, months, ltypes, hours)$(Deropt (dertech, 'type') eq 2) = 0;

GenH.up (enduse, dertech, months, ltypes, hours)$(Deropt (dertech, 'type') eq 3) = 0;

GenCool.up (enduse, dertech, months, ltypes, hours)$(Deropt (dertech, 'type') eq 3) = 0;

* Equations definition

EQUATIONS

GoalF Goal Function

GoalFX Goal Funcion (PX case)

Gen (dertech, months, ltypes, hours) Max machine generation

GenLe (months, ltypes, hours) Energy Balance for El. Loads

GenHe (months, ltypes, hours) Energy Balance for Heating Loads

GenCoole (months, ltypes, hours) Energy Balance fot Cooling Loads

GenCooke (months, ltypes, hours) Energy Balance for Cooking Loads

Supply (months, ltypes, hours) Balance equation

DEPPe Dist. Energy Purchases (peak)

DEPMe Dist. Energy Purchases (Mid)

DEPOe Dist. Energy Purchases (Off)

DPPe Dist. Power Purchases

DGPPe Dist. Gas Purchases (Peak)

DGPMe Dist. Gas Purchases (Mid)

DGPOe Dist. Gas Purchases (Off)

GFCe Gas fixed costs

PPXPe Power PX Purchases

SGICe Self Gen. Investment costs

SGVCe Self Gen. Variable costs

EnSalese Energy Sales

ESC (dertech, months, ltypes, hours) energy sales constraint

BillingGPPe(months, ltypes, hours) Billing Gas Power per period

BillingGPe (months, ltypes, hours) Billing Gas Power

BillingPPe(months, ltypes, hours) Billing Power per period

BillingPe (months, ltypes, hours) Billing Power

PVe (PV, months, ltypes, hours) photovoltaic power

ResHeat (months, ltypes, hours) Residual Heat

HourRest (dertech) Production Hours Restriction

FillX1 (months, ltypes, hours) Proper GenX filling

FillX2 (months, ltypes, hours) Proper GenX filling

TotGenEle (months, ltypes, hours) total locally generated electric power (kW)

TotGenCoole (months, ltypes, hours) total locally generated cooling power (kW)

TotGenElnCoole (months, ltypes, hours) TotGenEl+TotGenCool (kW)

ResHeat2Heat (dertech, months, ltypes, hours) Residual Heat to Heat Loads (DER+CHP) (kW)

ResHeat2Cool (dertech, months, ltypes, hours) Residual Heat to Cooling Loads (DER+Cool) (kW)

CO2coste carbon emission cost

TotEmise  Total Emissions (kg)

CO2CostDiscoe Carbon Emissions cost for disco purchases ($)

*DertechType1 (dertech) Heat and Cool produce constraint for Dertech type (DER)

*DertechType2 (dertech) Heat and Cool produce constraint for Dertech type (DER+CHP)

*DertechType3 (dertech) Heat and Cool produce constraint for Dertech type (DER+Cool)

;

GoalF .. TotCost =E= DEPP + DEPM + DEPO + DPP + SGIC + SGVC + DGPP + DGPM + DGPO + GFC  - EnSales

;

GoalFX .. TotCost

=E=

PPXP + DGPP + DGPM + DGPO + GFC + SGIC + SGVC - EnSales

;

* Purchases of Electricity (energy peak hours)

DEPPe .. DEPP

=E=

sum ( (electric, summerm, wepe, onhourss),

( DEPur (electric, summerm, wepe, onhourss)

) * ndltypes (summerm,wepe)

) * sum (applt, tarpe (applt, 'summer', 'on', 'energy') )

;

* Purchases of Electricity (energy mid hours)

DEPMe .. DEPM

=E=

sum ( (electric, summerm, wepe, midhourss),

( DEPur (electric, summerm, wepe, midhourss)

) * ndltypes (summerm,wepe)

) * sum (applt, tarpe (applt, 'summer', 'mid', 'energy') )

+

sum ( (electric, winterm, wepe, midhoursw),

( DEPur (electric, winterm, wepe, midhoursw)

) * ndltypes (winterm,wepe)

) * sum (applt, tarpe (applt, 'winter', 'mid', 'energy') )

;

* Purchases of Electricity (energy off hours)

DEPOe .. DEPO

=E=

sum ( (electric, summerm, wepe, offhourss),

( DEPur (electric, summerm, wepe, offhourss)

) * ndltypes (summerm, wepe)

) * sum (applt, tarpe (applt, 'summer', 'off', 'energy') )

+

sum ( (electric, winterm, wepe, offhoursw),

( DEPur (electric, winterm, wepe, offhoursw)

) * ndltypes (winterm, wepe)

) * sum (applt, tarpe (applt, 'winter', 'off', 'energy') )

+

sum ( (electric, summerm, hours),

( DEPur (electric, summerm, 'weekend', hours)

) * ndltypes (summerm, 'weekend')

) * sum (applt, tarpe (applt, 'summer', 'off', 'energy') )

+

sum ( (electric, winterm, hours),

( DEPur (electric, winterm, 'weekend', hours)

) * ndltypes (winterm, 'weekend')

) * sum (applt, tarpe (applt, 'winter', 'off', 'energy') )

;

* Purchases of Gas (energy peak hours)

DGPPe .. DGPP

=E=

sum ( (nguse, summerm, wepe, onhourss),

( DGPur (nguse, summerm, wepe, onhourss)

) * ndltypes (summerm,wepe)

* NGBSF (summerm) )

*+

*sum ( (enduse, winterm, wepe, onhoursw),

*( DGPur (enduse, winterm, wepe, onhoursw)

*) * ndltypes (winterm,wepe)

*) * NGBSF (winterm) )

* to xeimwna den yparxoun peak hours

;

* Purchases of Gas (energy mid hours)

DGPMe .. DGPM

=E=

sum ( (nguse, summerm, wepe, midhourss),

( DGPur (nguse, summerm, wepe, midhourss)

) * ndltypes (summerm,wepe)

* NGBSF (summerm))

+

sum ( (nguse, winterm, wepe, midhoursw),

( DGPur (nguse, winterm, wepe, midhoursw)

) * ndltypes (winterm,wepe)

* NGBSF (winterm))

;

* Purchases of Gas (energy off hours)

DGPOe .. DGPO

=E=

sum ( (nguse, summerm, wepe, offhourss),

( DGPur (nguse, summerm, wepe, offhourss)

) * ndltypes (summerm, wepe)

* NGBSF (summerm) )

+

sum ( (nguse, winterm, wepe, offhoursw),

( DGPur (nguse, winterm, wepe, offhoursw)

) * ndltypes (winterm, wepe)

* NGBSF (winterm) )

+

sum ( (nguse, summerm, hours),

( DGPur (nguse, summerm, 'weekend', hours)

) * ndltypes (summerm, 'weekend')

* NGBSF (summerm))

+

sum ( (nguse, winterm, hours),

( DGPur (nguse, winterm, 'weekend', hours)

) * ndltypes (winterm, 'weekend')

* NGBSF (winterm) )

;

* Purchases of Electricity at PX price

PPXPe .. PPXP

=E=

sum ( (electric, months, ltypes, hours),

( DEPur (electric, months, ltypes, hours) * (PX (months, ltypes, hours) / 1000. + DiscoER)

) * ndltypes (months, ltypes)

)$(opt4 eq 1)

+

sum ( (electric, months, ltypes, hours),

( DEPur (electric, months, ltypes, hours) * FRate

) * ndltypes (months, ltypes)

)$(opt4 eq 2)

;

* Purchases of Electricity (power)

DPPe .. DPP

=E=

sum ( (summerm, lperiod, applt),

BillingPP (summerm, lperiod) * tarpe(applt, 'summer', lperiod, 'power')

)

+

sum ( (winterm, lperiod, applt),

BillingPP (winterm, lperiod) * tarpe(applt, 'winter', lperiod, 'power')

)

* Purchases of electricity (fixed costs)

+

12 * sum ( applt, tarfix (applt, 'custoc') )

+

sum ( months, BillingP (months)

) * sum ( applt, tarfix (applt, 'facilitc') )

;

* Purchases of gas (fixed costs)

GFCe .. GFC

=E=

12 * StNGCharge

;

* Carbon emission costs for disco purchases

CO2costDiscoe ..

CO2costDisco

=E=

sum ( (electric, months, ltypes, hours),

DEPur (electric, months, ltypes, hours)* CRateDisco * CTax)

;

* Self generation costs (investment). The standby charge is added to the

* generation because it is assumed

* that is always lower than the

* demand

SGICe .. SGIC

=E=

sum ( dertech, GenInv (dertech) * deropt (dertech, 'maxp') *

( InvAnnuity (dertech) )

)

+

sum ( dertech, GenInv (dertech) * deropt (dertech, 'maxp') *

( 12 * Standby )

)$(opt5 eq 1)

;

* Self generation costs (variable costs)

CO2coste ..

CO2cost

=E=

sum ( (enduse, dertech, months, ltypes, hours),

(GenL (enduse, dertech, months, ltypes, hours)

+ GenX (dertech, months, ltypes, hours)

) * deropt (dertech, 'CRate') * CTax)

;

TotEmise ..

TotEmis

=E=

sum ( (enduse, dertech, months, ltypes, hours),

(GenL (enduse, dertech, months, ltypes, hours)

+ GenX (dertech, months, ltypes, hours)

) * deropt (dertech, 'CRate') )

+

sum ( (electric, months, ltypes, hours),

DEPur (electric, months, ltypes, hours)* CRateDisco)

;

SGVCe .. SGVC

=E=

sum ( (enduse, dertech, months, ltypes, hours),

(GenL (enduse, dertech, months, ltypes, hours)

+ GenX (dertech, months, ltypes, hours)

) * ( KWHCost (dertech) + deropt (dertech, 'OMVar') ) *

ndltypes (months, ltypes)

)  + CO2Cost

;

* Energy sales

EnSalese .. EnSales

=E=

sum (  (dertech, months, ltypes, hours),

GenX (dertech, months, ltypes, hours) *

PX (months, ltypes, hours) / 300 *

ndltypes (months, ltypes)

)

;

* Power Purchase decision (Billing power per period and month)

BillingPPe(months, ltypes, hours) ..

sum ( lperiod $(ord(lperiod) eq lperind(months, ltypes, hours)),

BillingPP (months, lperiod )

)

=G=

sum (electric, DEPur (electric, months, ltypes, hours))

;

*isws borousa na kanw athroisma DEPur gia ola ta enduses

* Power Purchase decision (Billing power per month)

BillingPe (months, ltypes, hours) ..

BillingP (months)

=G=

sum (electric, DEPur (electric, months, ltypes, hours))

;

* Constraints

Gen (dertech, months, ltypes, hours) ..

Sum (enduse, GenL (enduse, dertech, months, ltypes, hours))

+

GenX (dertech, months, ltypes, hours)

=L=

GenInv (dertech) * deropt (dertech, 'maxp')

;

* Energy Balance for Electrical Loads

GenLe (months, ltypes, hours) ..

Sum (dertech, GenL ('electrical', dertech, months,ltypes,hours))

+

DEPur ('electrical', months, ltypes, hours)

=E=

Load ('electrical',months,ltypes,hours)

;

* Energy Balance for Heating Loads

GenHe (months, ltypes, hours) ..

Sum ((dertech,heating), (GenH (heating, dertech, months, ltypes, hours)))

+

sum (heating, DGPur (heating, months, ltypes, hours))

=E=

sum (heating, Load (heating, months, ltypes, hours))

;

* Energy Balance for Cooling Loads

GenCoole (months, ltypes, hours) ..

Sum ((dertech,cooling), GenL (cooling, dertech, months, ltypes, hours))

+

Sum ((dertech,cooling), GenCool (cooling, dertech, months, ltypes, hours))

+

DEPur ('HVAC', months, ltypes, hours)

+

DEPur ('refrig', months, ltypes, hours)

=E=

sum (cooling, Load (cooling, months, ltypes, hours))

;

* Energy Balance for Cooking Loads

GenCooke (months, ltypes, hours) ..

DGPur ('cooking', months, ltypes, hours)

=E=

Load ('cooking', months, ltypes, hours)

;

*TotGenEle

TotGenEle (months, ltypes, hours) ..

TotGenEl (months, ltypes, hours)

=E=

sum ((enduse, dertech), GenL (enduse, dertech, months, ltypes, hours))

;

*TotGenCoole

TotGenCoole (months, ltypes, hours) ..

TotGenCool (months, ltypes, hours)

=E=

sum ((cooling, dertech), GenCool (cooling, dertech, months, ltypes, hours))

;

TotGenElnCoole (months, ltypes, hours) ..

TotGenElnCool (months, ltypes, hours)

=E=

TotGenEl (months, ltypes, hours) + TotGenCool (months, ltypes, hours)

;

* Energy sales constraint

ESC (dertech, months, ltypes, hours) ..

GenX (dertech, months, ltypes, hours)$(TotGenElnCool (months, ltypes, hours) le TotEload (months, ltypes, hours))

=E=

0

;

*PVe

PVe (PV,months, ltypes, hours) ..

Sum (enduse, GenL (enduse, PV, months, ltypes, hours))

+

GenX (PV, months, ltypes, hours)

=L=

GenInv (PV) * deropt(PV, 'maxp') * solar (months, hours)

;

*Residual Heat

ResHeat (months, ltypes, hours) ..

Sum ((enduse, dertech),

(GenH (enduse, dertech, months, ltypes, hours)

+

GenCool (enduse, dertech, months, ltypes, hours)

+

Dump (enduse, dertech, months, ltypes, hours)

)

)

=E=

Sum ((enduse, dertech),

(GenL (enduse, dertech, months, ltypes, hours)

+

GenX (dertech, months, ltypes, hours)) * Deropt (dertech, 'TEratio') * Deropt (dertech, 'RecHtoL')

)

;

**Dertech type DER

*DertechType1 (dertech) ..

*sum ((enduse, months, ltypes, hours), (GenH (enduse, dertech, months, ltypes, hours) + GenCool(enduse, dertech, months, ltypes, hours)))

*$(Deropt (dertech, 'type') eq 1)

*=E=

*0

*;

**Dertech type DER+CHP

*DertechType2 (dertech) ..

*sum ((enduse, months, ltypes, hours), GenCool(enduse, dertech, months, ltypes, hours))

*$(Deropt (dertech, 'type') eq 2)

*=E=

*0

*;

**Dertech type DER+Cool

*DertechType3 (dertech) ..

*sum ((enduse, months, ltypes, hours), GenH(enduse, dertech, months, ltypes, hours))

*$(Deropt (dertech, 'type') eq 3)

*=E=

*0

*;

* Residual Heat for Cooling

ResHeat2Cool (dertech, months, ltypes, hours) ..

sum (enduse, (GenL(enduse, dertech, months, ltypes, hours) + GenX(dertech, months, ltypes, hours))) * Deropt (dertech, 'TEratio') * Deropt (dertech, 'RecHtoL')

=G=

sum (enduse, GenCool (enduse, dertech, months, ltypes, hours))

;

* Residual Heat for Heating

ResHeat2Heat (dertech, months, ltypes, hours) ..

sum (enduse, (GenL(enduse, dertech, months, ltypes, hours) + GenX(dertech, months, ltypes, hours))) * Deropt (dertech, 'TEratio') * Deropt (dertech, 'RecHtoL')

=G=

sum (enduse, GenH (enduse, dertech, months, ltypes, hours))

;

* Maximum Hours of Production Restriction

HourRest (dertech) ..

Sum ((enduse, months, ltypes, hours),

(GenL (enduse, dertech, months, ltypes, hours)

+

GenX (dertech, months, ltypes, hours)

)

)

=L=

GenInv (dertech) * deropt (dertech, 'maxp') * deropt (dertech, 'DERhours')

;

*Supply (months, ltypes, hours) ..

*sum ((enduse,dertech), GenL(enduse, dertech, months, ltypes, hours) )

*+

*sum (electric, DEPur (electric, months, ltypes, hours))

*=E=

*sum(electric, load (electric, months, ltypes, hours))

*;

*SupplyTH

*SupplyCool

* Auxiliar constraints

FillX1 (months, ltypes, hours) ..

sum ((enduse, dertech), GenL (enduse, dertech, months, ltypes, hours) )

=G=

w1 (months, ltypes, hours) * sum (electric, load (electric, months, ltypes, hours))

;

FillX2 (months, ltypes, hours)$(opt3 eq 2) ..

sum (dertech, GenX (dertech, months, ltypes, hours) )

=L=

1000. * w1 (months, ltypes, hours)

;

* Solver Statement

MODEL CUSTADOP / GoalF, Gen, DEPPe, DEPMe,

DEPOe, DPPe, SGICe, SGVCe, EnSalese,

BillingPPe, BillingPe, FillX1,

*FillX2,

GenLe, GenHe, GenCoole, GenCooke, DGPPe, DGPMe, DGPOe, GFCe, PVe, ResHeat, HourRest, TotGenEle, TotGenCoole, CO2Coste, TotEmise, CO2costDiscoe

/;

MODEL CUSTADOPX / GoalFX, Gen, PPXPe, DGPPe, DGPMe, DGPOe, GFCe, SGICe, SGVCe, EnSalese,

FillX1,

*FillX2,

GenLe, GenHe, GenCoole, GenCooke, PVe, ResHeat, HourRest, TotGenEle, TotGenCoole, CO2Coste, TotEmise, CO2costDiscoe

/;

if ( (opt4 eq 0),

SOLVE CUSTADOP USING MIP MINIMIZING TOTCOST;

);

if ( (opt4 eq 1),

SOLVE CUSTADOPX USING MIP MINIMIZING TOTCOST;

);

if ( (opt4 eq 2),

SOLVE CUSTADOPX USING MIP MINIMIZING TOTCOST;

);

* Different outputs

avprice = totcost.l / tcenergy ;

DISPLAY genL.l, genX.l, w1.l, GenH.l, GenCool.l;

InsCap = sum (dertech, GenInv.l(dertech) * deropt (dertech, 'maxp'));

DISPLAY genInv.l, InsCap;

DISPLAY totcost.l , DEPP.l, DEPM.l, DEPO.l, DPP.l, DGPP.l, DGPM.l, DGPO.l, GFC.l, SGIC.l, SGVC.l, EnSales.l, CO2cost.l, TotEmis.l, CO2costDisco.l ;

DISPLAY tcenergy , avprice ;

DISPLAY mcenergy ;

* Residual Max. Power Electric

RMPower (months, lperiod)

=

smax ( (hours, ltypes)$(lperind(months, ltypes, hours) eq ord(lperiod)),

sum (electric, load(electric, months, ltypes, hours))

-

sum ((electric, dertech), GenL.l(electric, dertech, months, ltypes, hours) )

-

sum((cooling,dertech), GenCool.l(cooling, dertech, months, ltypes, hours))

);

DISPLAY RMPower ;

* Residual Electric Demand

RDemand (months, ltypes, hours)

=

sum(electric, load (electric, months, ltypes, hours))

- sum ((electric, dertech), GenL.l(electric, dertech, months, ltypes, hours))

- sum ((cooling, dertech), GenCool.l (cooling, dertech, months, ltypes, hours))

;

file results /results.txt/ ;

results.pc = 5 ;

results.pw = 255;

results.nd = 4;

put results ;

put$(opt4 eq 0) totcost.ts, totcost.l

/depp.ts, depp.l

/depm.ts, depm.l

/depo.ts, depo.l

/dgpp.ts, dgpp.l

/dgpm.ts, dgpm.l

/dgpo.ts, dgpo.l

/gfc.ts, gfc.l

/ppxp.ts ;

put$(opt4 ne 0) totcost.ts, totcost.l

/depp.ts

/depm.ts

/depo.ts

/dgpp.ts

/dgpm.ts

/dgpo.ts

/gfc.ts

/ppxp.ts, ppxp.l ;

put /dpp.ts, dpp.l

/dgpp.ts, dgpp.l

/sgic.ts, sgic.l

/sgvc.ts, sgvc.l

/ensales.ts, ensales.l

//tcenergy.ts, tcenergy

/avprice.ts, avprice

/CO2cost.ts, CO2cost.l

/CO2costDisco.ts, CO2costDisco.l

/TotEmis.ts, TotEmis.l

//inscap.ts, inscap ;

loop (dertech $( GenInv.l(dertech) gt 0.), put dertech.tl, Geninv.l(dertech);

);

put // 'Model options and parameters'

/opt1.ts, opt1

/opt3.ts, opt3

/opt4.ts, opt4;

loop(applt$(opt4 eq 0), put applt.tl;);

put /opt5.ts, opt5

/opt6.ts, opt6

/intrate.ts, intrate

/discoer.ts, discoer

/frate.ts, frate

/standby.ts, standby

/turnvar.ts, turnvar

// 'Fuel Prices ($/GJ)' /;

loop (Fuels , put Fuels.tl, (FLData(Fuels,'price')*1e6) ;

);

results.nd = 2;

put // 'Residual demand' //

loop (ltypes, put ltypes.tl /;

loop (months, put months.tl ;

loop (hours, put RDemand (months, ltypes, hours);

) ;

put /;

);

);

put / 'Power Sells' //

loop (ltypes, put ltypes.tl /;

loop (months, put months.tl ;

loop (hours, put sum(dertech, GenX.l(dertech, months, ltypes, hours) );

) ;

put /;

);

);

put // 'Generation level values' //

loop (ltypes, put ltypes.tl /;

loop (months, put months.tl ;

loop (hours, put ( (GenLe.l(months, ltypes, hours)

+GenHe.l(months, ltypes, hours)

+GenCoole.l(months, ltypes, hours)

+GenCooke.l(months, ltypes, hours)

+BillingPPe.l(months, ltypes, hours)

+BillingPe.l(months, ltypes, hours))

/ndltypes(months, ltypes) );

) ;

put /;

);

);

put // 'Marginal purchase price' //

loop (ltypes, put ltypes.tl /;

loop (months, put months.tl ;

loop (hours, put ( (GenLe.m(months, ltypes, hours)

+GenHe.m(months, ltypes, hours)

+GenCoole.m(months, ltypes, hours)

+GenCooke.m(months, ltypes, hours)

+BillingPPe.m(months, ltypes, hours)

+BillingPe.m(months, ltypes, hours)

/ndltypes(months, ltypes) ));

) ;

put /;

);

);

put // 'Load' //

loop (enduse, put enduse.tl /;

loop (ltypes, put ltypes.tl /;

loop (months, put months.tl ;

loop (hours, put load (enduse,months, ltypes, hours)

) ;

put /;

);

);

);

put // 'Generation Output' //

put 'Total' /

loop (enduse, put enduse.tl /;

loop (ltypes, put ltypes.tl /;

loop (months, put months.tl ;

loop (hours, put (sum(dertech,genL.l(enduse, dertech, months, ltypes, hours)));

) ;

put /;

);

);

);

loop (enduse, put enduse.tl /;

loop (dertech $( GenInv.l(dertech) gt 0.), put dertech.tl /;

loop (ltypes, put ltypes.tl /;

loop (months, put months.tl ;

loop (hours, put genL.l(enduse, dertech, months, ltypes, hours);

) ;

put /;

);

);

);

);

DISPLAY GenLe.m, GenLe.l ;

DISPLAY GenHe.m, GenHe.l ;

DISPLAY GenCoole.m, GenCoole.l ;

DISPLAY GenCooke.m, GenCooke.l ;

DISPLAY BillingPe.m, BillingPPe.m ;

DISPLAY genL.l, w1.l;

DISPLAY KWHcost;

# Text boxes

..............................

Ε. Διαλυνάς
Καθηγητής ΕΜΠ

............................

Σ. Παπαθανασίου
Επ. Καθηγητής ΕΜΠ

............................

Ν. Χατζηαργυρίου

Καθηγητής ΕΜΠ