Μη Ομοιόμορφη Σταθεροποίηση για Γραμμικά Συστήματα και Πρόβλημα Παρακολούθησης για Μη Ολονομικά Συστήματα σε

Αλυσιδωτή Μορφή

###### ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

###### Δημήτριος  Εμμ. Ρωξάνας

Επιβλέπων : Ιωάννης Τσινιάς

Καθηγητής  Ε.Μ.Π

Αθήνα, Ιούνιος 2009

Μη Ομοιόμορφη Σταθεροποίηση για Γραμμικά Συστήματα και Πρόβλημα Παρακολούθησης για Μη Ολονομικά Συστήματα σε

Αλυσιδωτή Μορφή

###### ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

###### Δημήτριος  Εμμ. Ρωξάνας

Επιβλέπων : Ιωάννης Τσινιάς

Καθηγητής  Ε.Μ.Π

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την           Ιουνίου 2009

| .................................. | .................................. | .................................. |
| --- | --- | --- |
| Ι. Τσινιάς | Ν.Μαράτος | Κ.Τζαφέστας |
| Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Καθηγητής Ε.Μ.Π. | Επ.Καθηγητής Ε.Μ.Π. |

Αθήνα, Ιούνιος 2009

...............................

###### Δημήτριος Εμμ. Ρωξάνας

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

###### Copyright © Δημήτριος Εμμ. Ρωξάνας

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

# Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δοθούν ικανές συνθήκες για μη ομοιόμορφη στο χρόνο ολική σταθεροποίηση μέσω γραμμικού χρονομεταβλητού ελεγκτή ανάδρασης για γραμμικά συστήματα, και αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων για την επίλυση του προβλήματος παρακολούθησης για μια ειδική κατηγορία συστημάτων, τα μη ολονομικά συστήματα σε αλυσιδωτή μορφή. Στο πρώτο μέρος της εργασίας (κεφάλαια 1-4) γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία των δυναμικών συστημάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων από τη θεωρία γραμμικών συστημάτων ελέγχου και παράθεση εννοιών και εργαλείων απαραίτητων για την αντιμετώπιση του θέματος. Στο δεύτερο μέρος (κεφάλαιο 5) αποδεικνύουμε αποτελέσματα για μη ομοιόμορφη (στο χρόνο) ολική σταθεροποίηση μέσω γραμμικών χρονομεταβλητών ελεγκτών ανάδρασης. Συγκεκριμένα, δίνουμε ένα Lyapunov χαρακτηρισμό της ευστάθειας και αποδεικνύουμε ότι το γενικό γραμμικό σύστημα είναι ελέγξιμο αν και μόνο αν είναι σταθεροποιήσιμο μέσω γραμμικού χρονομεταβλητού ελεγκτή ώστε οι τροχιές του συστήματος κλειστού βρόχου να προσεγγίζουν (αυθαίρετα) γρήγορα την αρχή. Μάλιστα, ο έλεγχος μας προκύπτει από την επίλυση μιας δυναμικής εξίσωσης Riccati και αποτελεί γενίκευση κλασικών τεχνικών Βελτίστου ελέγχου. Μετά από μια σύντομη αναφορά στα μη ολονομικά συστήματα, συγκρίνουμε κάποια γνωστά αποτελέσματα στο ίδιο πρόβλημα και αποδεικνύουμε -αξιοποιώντας τα προηγούμενα συμπεράσματα- ότι το πρόβλημα παρακολούθησης για  μη ολονομικά συστήματα σε αλυσιδωτή μορφή είναι ολικά επιλύσιμο.

Λέξεις Κλειδιά

Μη Ομοιόμορφη Σταθεροποίηση, Μη Ολονομικά Συστήματα σε αλυσιδωτή μορφή, πρόβλημα Παρακολούθησης

# Abstract

The purpose  of this essay is to  provide sufficient conditions for non-uniform in time global stabilization for linear systems by means of a linear time-varying feedback controller.We shall use these results to solve the tracking problem for a special system category,the nonholonomic systems in chained form.In the first part of the essay (chapters 1-4) ) we discuss fundamental properties of dynamical systems, we present results from linear systems’ theory and ideas, notions and tools necessary in order to derive the purported results.In the second part (chapters 5) we prove results -for the general case-  for the non-uniform in time global stabilization by means of time-varying feedback controllers.In particular,in this section we establish a Lyapunov characterization of (non-uniform in time) global asymptotic stability for a particular linear case and we prove that the general system  is controllable, if and only if it is stabilizable by means of a linear time-varying feedback in such a way that the trajectories of the closed-loop system approach zero with an arbitrary fast rate of convergence. To be noted, that the controller is the result of a dynamic Riccati equation ant constitutes a generalization of standard optimal control procedures. We compare known results on the subject , and after a short reference to nonholonomic systems, we prove -via the previous conclusions- that the tracking problem for the nonholonomic systems in chained form is globally solvable.

Key Words

Non Uniform in time Stabilization, Nonholonomic Systems in chained form, Tracking Problem

Αφιερώνεται

στην οικογένεια μου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                                                                        5

ABSTRACT                                                                                                                        6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ                                                                                                     10

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                                      11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                             13

  - Μοντελοποίηση Φυσικών Συστημάτων                                                                       13

1.2 Μερικές Αναγκαίες Ιδιότητες που πρέπει να έχει το μοντέλο                                      14

1.2.1 Ύπαρξη και Μοναδικότητα των λύσεων                                                             15

1.2.2 Συνέχεια των Λύσεων ως προς τις Αρχικές Συνθήκες                                        17

1.2.3 Μη αυτόνομα Συστήματα                                                                                    18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ-ΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ LYAPUNOV KAI LA’SALLE                                           21

2.1 Σημεία Ισορροπίας-Ορισμός της Ευστάθειας                                                             21

2.2 Το Θεώρημα του Lyapunov                                                                                        24

2.3 Χρονικά Αναλλοίωτα Σύνολα και Ευστάθεια-το Θεώρημα του La’Salle                     27

2.4 Ολική Ασυμπτωτική Ευστάθεια                                                                                  33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                          34

3.1 Περιγραφή και Διατύπωση του προβλήματος                                                            35

3.2 Σταθεροποίηση Γραμμικών Συστημάτων                                                                   36

3.3 Σταθεροποίηση Μη Γραμμικών Συστημάτων                                                             37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                            39

4.1 Στοιχεία από τη Θεωρία Γραμμικών Χρονομεταβλητών Συστημάτων                        39

4.2 Ελεγξιμότητα                                                                                                               42

4.2.1 Ελεγξιμότητα για Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα                                              42

4.3 Βέλτιστος Έλεγχος                                                                                                      45

4.3.1 Γραμμικά Συστήματα με Τετραγωνικό Κόστος                                                      46

4.3.2 Πρόβλημα Απείρου Ορίζοντα                                                                                48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΜΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ (ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ) ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ        51

5.1 Μη Ολονομικά Συστήματα                                                                                          51

5.1.1 Εισαγωγή                                                                                                              51

5.1.2 Μη Ολονομική Δυναμική                                                                                       51

5.2 Αναφορά σε προηγούμενες Εργασίες                                                                         54

5.3 Σταθεροποίηση και Ελεγξιμότητα για Γραμ. Χρονομεταβλητά Συστήματα                  58

5.4 Εφαρμογή στο Πρόβλημα Παρακολούθησης                                                              69

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ)                                           75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  (ΑΡΧΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ-COMPARISON PRINCIPLE)                                81

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                 83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 1.1                                                                                                                          13

Σχήμα 2.1                                                                                                                          22

Σχήμα 2.2                                                                                                                          23

Σχήμα Α.1                                                                                                                          76

# Πρόλογος

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας εμπίπτει στην περιοχή της Μαθηματικής Θεωρίας Ελέγχου. Η μαθηματική Θεωρία Ελέγχου είναι η περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών που ασχολείται με τις βασικές αρχές που υποβόσκουν στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό των Συστημάτων Ελέγχου. Έλεγχος ενός συστήματος σημαίνει η επίδραση στη συμπεριφορά του ώστε να επιτευχθεί ένας επιθυμητός στόχος. Για να επιτευχθεί αυτή η επίδραση, οι μηχανικοί έχουν επινοήσει μηχανισμούς που ενσωματώνουν διάφορες μαθηματικές τεχνικές. Αυτοί οι μηχανισμοί, περιλαμβάνουν από την ατμομηχανή του Watt,που σχεδιάστηκε στη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης μέχρι τους υπερσύγχρονους ελεγκτές με μικροεπεξεργαστές που συναντάμε από τα αυτοκίνητα μας μέχρι τα βιομηχανικά robot και τους αυτόματους πιλότους αεροσκαφών. Η μελέτη αυτών των μηχανισμών και η αλληλεπίδραση με το υπό έλεγχο αντικείμενο είναι ο σκοπός αυτής της Θεωρίας. Από τη μία είναι επιθυμητό να κατανοήσουμε τους μαθηματικούς περιορισμούς σχετικά με το τι είναι εφικτό, ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ενώ από την άλλη είναι γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει  το είδος της ερώτησης και την επιλογή του μαθηματικού μοντέλου. Για παράδειγμα, όταν ενδιαφερόμαστε για ψηφιακό έλεγχο χρησιμοποιούμε εξισώσεις διαφορών αντί για διαφορικές εξισώσεις. Μιλώντας αυστηρά, υπάρχουν δύο κύριες κατευθύνσεις στην έρευνα της θεωρίας ελέγχου, που αν και είναι συμπληρωματικές, φαίνονται μερικές φορές να πορεύονται σε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία, βασίζεται στην ιδέα ότι είναι διαθέσιμο ένα καλό μοντέλο του υπό έλεγχο αντικειμένου και θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε τη συμπεριφορά του. Για παράδειγμα, φυσικές αρχές και εξειδικεύσεις από μηχανικούς χρησιμοποιούνται για υπολογιστεί αυτή η τροχιά ενός  διαστημόπλοιου που ελαχιστοποιεί το χρόνο του ταξιδιού ή/και την κατανάλωση καυσίμων. Οι τεχνικές εδώ είναι στενά συνδεδεμένες με το Λογισμό Μεταβολών και άλλες περιοχές της Θεωρίας Βελτιστοποίησης. Το αποτέλεσμα εδώ είναι ο σχεδιασμός μιας προκαθορισμένης πορείας.

Η άλλη κύρια κατεύθυνση εργασίας είναι βασισμένη στους περιορισμούς που επιβάλει η αβεβαιότητα (σχετικά με το μοντέλο ή το περιβάλλον του αντικειμένου).Το κύριο εργαλείο εδώ είναι η χρήση της ανατροφοδότησης με σκοπό να διορθώνονται οι αποκλίσεις από την επιθυμητή συμπεριφορά. Για παράδειγμα, διάφορα συστήματα ελέγχου με ανατροφοδότηση χρησιμοποιούνται στις διαστημικές πτήσεις για να διορθώσουν τις αποκλίσεις από την προκαθορισμένη πορεία. Μαθηματικά, η θεωρία ευστάθειας,  τα δυναμικά συστήματα και ιδιαίτερα η θεωρία των μιγαδικών συναρτήσεων  έχουν ιδιαίτερη επίδραση και χρήση σε αυτή την προσέγγιση.

Εδώ θα δουλέψουμε σε ένα έτοιμο μαθηματικό μοντέλο που αντιπροσωπεύει μια ειδική κατηγορία πραγματικών συστημάτων και θα βγάλουμε χρήσιμα αποτελέσματα σχετικά με τον έλεγχο του (έλεγχο με την ευρεία έννοια).Να σημειώσουμε ότι εδώ χρησιμοποιούμε έννοιες και τεχνικές τόσο από τη θεωρία ανάδρασης όσο και από τη βελτιστοποίηση ώστε να πετύχουμε βέλτιστο αποτέλεσμα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Ιωάννη Τσινιά, τόσο για την πολύτιμη βοήθειά του κατά την σύνταξη του παρόντος, όσο και για τις πολύ χρήσιμες βιβλιογραφικές του υποδείξεις. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.Στυλιανό Κώτσιο,αναπληρωτή καθηγητή ΕΚΠΑ, και γιατί πρώτος με εισήγαγε στην περιοχή της Μαθηματικής Θεωρίας Συστημάτων Ελέγχου και για τη διάθεση του να με βοηθήσει σε οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε θέμα προέκυπτε.

# Κεφάλαιο 1

# Θεμελιώδεις ιδιότητες δυναμικών συστημάτων

## 1.1 Mοντελοποίηση φυσικών συστημάτων

Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε με ντετερμινιστικές διαδικασίες και συστήματα πεπερασμένης διάστασης που έχουν την ιδιότητα της διαφορισιμότητας ως προς το  χρόνο.

Μια διαδικασία καλείται πεπερασμένης διάστασης αν ο αριθμός των μεταβλητών κατάστασης που την περιγράφουν είναι πεπερασμένος, και ντετερμινιστική αν, το γεγονός ότι η διαδικασία βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση -σε μια δεδομένη χρονική στιγμή- καθορίζει πλήρως και με μοναδικό τρόπο όλη την μελλοντική και παρελθοντική της πορεία. Τέλος, μια διαδικασία είναι διαφορίσιμη ως προς τον χρόνο εάν οι χρονικές συναρτήσεις που περιγράφουν την αλλαγή της κατάστασης της είναι διαφορίσιμες ως προς τον χρόνο.

Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται από  ένα σύστημα n-διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης

,                       (1.1)

όπου   το n-διάστατο διάνυσμα κατάστασης.

Σε συστήματα που περιγράφονται από εξισώσεις της μορφής (1.1)  η μελλοντική  και η παρελθοντική πορεία της κατάστασης εξαρτάται τόσο από την αρχική τους κατάσταση, όσο και από την χρονική στιγμή στην οποία το σύστημα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Συστήματα τέτοιου τύπου καλούνται μη αυτόνομα.

Σε συστήματα στα οποία το δεξιό μέλος της (1.1) εξαρτάται αποκλειστικά από το διάνυσμα κατάστασης , η πορεία της κατάστασης εξαρτάται αποκλειστικά από την αρχική κατάσταση του συστήματος, χωρίς να επηρεάζεται από την χρονική στιγμή στην οποία το σύστημα βρέθηκε εκεί. Συστήματα τέτοιου τύπου καλούνται αυτόνομα, με την έννοια ότι οι φυσικοί νόμοι που τα διέπουν δεν αλλάζουν με τον χρόνο.

Παράδειγμα 1.1.1: Έστω το απλό εκκρεμές που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

Σχήμα 1.1

Έστω  η μάζα του σφαιριδίου,  το μήκος της ράβδου και  η γωνία που σχηματίζει το εκκρεμές με την κατακόρυφη διεύθυνση. Έστω ότι η δύναμη τριβής που ασκείται στο σφαιρίδιο είναι ανάλογη της ταχύτητας του με συντελεστή . Με εφαρμογή του  δεύτερου νόμου του Νεύτωνα κατά την εφαπτομενική διεύθυνση κίνησης του σφαιριδίου λαμβάνουμε την εξίσωση

που είναι η διαφορική εξίσωση κίνησης του συστήματος. Αν στην συνέχεια

θέσουμε ,λαμβάνουμε το μοντέλο ενός αυτόνομου συστήματος στον χώρο κατάστασης

το οποίο είναι ένα σύστημα της μορφής (1.1). Ο όρος  οφείλεται στην δύναμη τριβής που ασκείται στο σφαιρίδιο. Εάν δεν υπάρχει τριβή () το

σύστημα παίρνει την μορφή

Και στις δύο περιπτώσεις ,τα σημεία ισορροπίας του συστήματος δίνονται από τις   και  και είναι τα  .

## 1.2 Μερικές αναγκαίες ιδιότητες που πρέπει να έχει το  μοντέλο

Σε αυτή την παράγραφο αναφέρουμε μερικές αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα μαθηματικό μοντέλο της μορφής (1.1), προκειμένου να αποτελεί μια αποδεκτή μαθηματική περιγραφή ενός φυσικού συστήματος.

Με τον όρο “λύση”   του προβλήματος αρχικών τιμών

(1.2.a)

(1.2.b)

στο χρονικό διάστημα , με   εννοούμε μια απεικόνιση

τέτοια ώστε:

- οι χρονικές παράγωγοι

να υπάρχουν σχεδόν για  κάθε

(ii) Η απεικόνιση  να ικανοποιεί την (1.2.α), δηλαδή

σχεδόν για κάθε .

(iii) H  ικανοποιεί την αρχική συνθήκη (1.2.b), δηλαδή

.

1.2.1 Ύπαρξη και μοναδικότητα των λύσεων

Πειραματιζόμενοι με ένα φυσικό σύστημα που έχει τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.1, όπως το εκκρεμές, αναμένουμε τα εξής:

1) Ξεκινώντας το σύστημα από μια αρχική κατάσταση , σε μια δεδομένη  χρονική στιγμή ,περιμένουμε ότι το σύστημα θα κινηθεί και ότι η κατάσταση του θα είναι καθορισμένη τις επόμενες χρονικές στιγμές .

2) Δεδομένου ότι το φυσικό σύστημα είναι ντετερμινιστικό, περιμένουμε ότι αν επαναλάβουμε το πείραμα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα παρατηρούσαμε την ίδια ακριβώς κίνηση.

Εάν (1.2.α) είναι το μοντέλο του συστήματος, οι απαιτήσεις αυτές μεταφράζονται μαθηματικά με την απαίτηση το πρόβλημα αρχικών τιμών (1.2.α),(1.2.b) να έχει μοναδική λύση για κάθε .

Το θεώρημα που ακολουθεί παρέχει ικανές συνθήκες για την ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης .

Θεώρημα 1.2.1 Έστωσυνεχής και έστω ότι ικανοποιεί

την συνθήκη

(1.3)

για κάθε  και

για κάθε   όπου  θετικοί αριθμοί.

Τότε υπάρχει ένα ,τέτοιο ώστε το πρόβλημα αρχικών

τιμών (1.2.a) , (1.2.b) έχει μοναδική λύση στο διάστημα  .

Μία συνάρτηση  που ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θεωρήματος 1.2.1 λέμε ότι ικανοποιεί μια συνθήκη Lipschitz σε μια περιοχή του ,για , ή ότι είναι τοπικά Lipschitz στο , στο χρονικό διάστημα . Λέμε ότι η  είναι τοπικά Lipschitz στο  στο σύνολο  εάν για κάθε  υπάρχει μια γειτονιά  και μία  σταθερά  έτσι ώστε η (1.3) να ισχύει για κάθε , και για κάθε  .

Οι υποθέσεις του Θεωρήματος για την  είναι υποθέσεις που συναντώνται συνήθως στα μη γραμμικά συστήματα, αν και ανάλογα αποτελέσματα μπορούν να αποδειχθούν και με χαλαρότερες υποθέσεις για την  (απλά αναφέρουμε ότι η αν η Jacobian της  είναι φραγμένη από μια σταθερά ,τότε η  είναι Lipschitz με σταθερά , αποτέλεσμα τοπικό με δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις υποθέσεις του προβλήματος). Το μειονέκτημα είναι ότι το προηγούμενο θεώρημα εξασφαλίζει  ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης    μόνο για ένα χρονικό διάστημα που περιέχει το .

Εάν  η τιμή της λύσης στο άκρο   του διαστήματος  θα περιμέναμε, εφαρμόζοντας το Θεώρημα 1.2.1  στο πρόβλημα

ότι θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την λύση πέρα από το διάστημα  και να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία σε όλο το . Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Μια από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των μη γραμμικών συστημάτων είναι ότι οι λύσεις τους μπορεί να παρουσιάζουν πεπερασμένο χρόνο διαφυγής. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια πεπερασμένη χρονική στιγμή  ,τέτοια ώστε,όπως φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα

Παράδειγμα 1.2.2: Έστω το μονοδιάστατο σύστημα

, με.  Είναι

Προφανώς για         η λύση  και το Θεώρημα 1.2.1  δεν μπορεί να εφαρμοστεί πέρα από την χρονική στιγμή .

Το θεώρημα που ακολουθεί εξασφαλίζει την ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης

στο διάστημα .

Θεώρημα 1.2.2  Έστω  συνεχής  και  έστω

ότι ικανοποιεί την συνθήκη

για κάθε  και για κάθε    όπου

Τότε, το πρόβλημα (1.2.α)-(1.2.b) έχει μοναδική λύση

ορισμένη στο

Η διαφορά μεταξύ των Θεωρημάτων 1.2.1 και 1.2.2 βρίσκεται στο ότι το Θεώρημα 1.2.1 απαιτεί την ισχύ της συνθήκης Lipschitz σε μια περιοχή του , ενώ το Θεώρημα 1.2.2 σε όλο το  ,που είναι μια υπόθεση αρκετά περιοριστική. Το θεώρημα που ακολουθεί παρέχει ικανές συνθήκες για την ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης, απαιτώντας την τοπική ισχύ της συνθήκης  Lipschitz στα σημεία ενός συνόλου.

Θεώρημα 1.2.3  Έστω συνεχής στα ορίσματά της και

τοπικά Lipschitz ως προς   στο σύνολο,για

κάθε  .Έστω  ένα κλειστό και φραγμένο

υποσύνολο του  με  και έστω ότι κάθε λύση του

προβλήματος (1.2.α)-(1.2.b) παραμένει στο   για κάθε

.Τότε το πρόβλημα (1.2.α)-(1.2.b) έχει μια μοναδική

λύση ορισμένη για κάθε .

Η εφαρμογή του  Θεωρήματος 1.2.3 απαιτεί κάποιες υποθέσεις για τις λύσεις του συστήματος. Μια χρήσιμη μέθοδος για να εξασφαλίσουμε τις υποθέσεις του Θεωρήματος 1.2.3 είναι η μέθοδος της συνάρτησης Lyapunov,που θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.

1.2.2 Συνέχεια των λύσεων ως προς τις αρχικές συνθήκες

Μια ακόμα απαίτηση που έχουμε από ένα μοντέλο της μορφής (1.1) είναι η συνεχής εξάρτηση των λύσεων του από τις αρχικές συνθήκες. Μια μικρή αλλαγή στην αρχική συνθήκη του προβλήματος (1.2.α),(1.2.b) δεν θα πρέπει να οδηγεί σε μεγάλη απόκλιση της λύσης .

Η απαίτηση αυτή διατυπώνεται ως εξής:

‘Eστω  ,  δύο σημεία του και έστω οι λύσεις  , του συστήματος (1.1) που περνούν από αυτά τα σημεία, ορισμένες σε ένα κοινό διάστημα , .  Για κάθε , πρέπει να υπάρχει ένα , τέτοιο ώστε για   και  να συνεπάγεται  για κάθε .

Το θεώρημα  που ακολουθεί παρέχει ικανές συνθήκες για την ισχύ της παραπάνω απαίτησης.

Θεώρημα 1.2.4 Έστω  και  ,συνεχείς και φραγμένες στο σύνολο

και , .

Έστω, οι λύσεις του συστήματος   (1.1)

που περνούν από τα ,  αντίστοιχα,

ορισμένες για κάθε .Τότε, για κάθε ,υπάρχει ένα

, ώστε  και  να συνεπάγεται ότι

για κάθε  .

Θεώρημα 1.2.5: Έστω τμηματική συνεχής στο  και είναι Lipschitz στο

στο , με Lipschitz σταθερά , όπου   ανοικτό,

συνεκτικό σύνολο. Έστω  και λύσεις του ,

και  ,,ώστε ,

για κάποιο . Τότε,

1.2.3 Μη αυτόνομα συστήματα

Έστω το μη αυτόνομο σύστημα  (Σ1), όπου  είναι τμηματικά συνεχής στο και τοπικά Lipschitz στο  στο και  που περιοχή που περιέχει την αρχή . Η αρχή είναι ένα σημείο ισορροπίας για το (Σ1) για  αν . Ένα σημείο ισορροπίας στην αρχή μπορεί να είναι η μεταφορά ενός μη-μηδενικού σημείου ισορροπίας  ή πιο γενικά, η μεταφορά μιας μη-μηδενικής λύσης του συστήματος. Δηλαδή, έστω  μια λύση του συστήματος . Η αλλαγή μεταβλητών  φέρνει το σύστημα στη μορφή

Αφού , η αρχή είναι σημείο ισορροπίας του μετασχηματισμένου συστήματος για . Επομένως, εξετάζοντας την ευστάθεια του σημείου ισορροπίας για το μετασχηματισμένο σύστημα, μπορούμε να καθορίσουμε τη συμπεριφορά ως προς την ευστάθεια και της λύσης  του αρχικού συστήματος. Να σημειωθεί ότι αν η  δεν είναι σταθερή, το μετασχηματισμένο σύστημα θα είναι μη αυτόνομο ακόμα κι αν το αρχικό σύστημα είναι αυτόνομο,  . Και αυτός είναι και ο λόγος που η μελέτη της ευστάθειας με την έννοια του Lyapunov μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο της μελέτης ευστάθειας για τα σημεία ισορροπίας μη αυτόνομων συστημάτων.

Η διαφορά από τα αυτόνομα συστήματα εντοπίζεται στο ότι ενώ η λύση στα αυτόνομα εξαρτάται μόνο από το , στα μη αυτόνομα μπορεί να εξαρτάται και από το και το .Άρα η ευστάθεια του σημείου ισορροπίας θα εξαρτάται γενικά από το . Η αρχή  είναι ευσταθές σημείο ισορροπίας για το (Σ1) αν , υπάρχει  ώστε . Η σταθερά εξαρτάται γενικά από τον αρχικό χρόνο  . Η ύπαρξη ενός  για κάθε δεν εγγυάται απαραίτητα ότι υπάρχει μια σταθερά που να εξαρτάται μόνο από το και να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για όλα τα .

Μη ομοιομορφία όσον αφορά στο μπορεί επίσης να εμφανιστεί, δηλαδή μπορεί η λύση να συγκλίνει στο 0 αλλά όχι ομοιόμορφα (ως προς το ).Επειδή αυτή είναι πολύ σημαντική παρατήρηση, θα δώσουμε ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση του θέματος.

Παράδειγμα 1.2.3:  Το γραμμικό σύστημα πρώτης τάξης  έχει τη λύση .Επειδή ,προφανώς η αρχή είναι ευσταθής. Μάλιστα, δοθέντος οποιουδήποτε ,μπορούμε να διαλέξουμε  ανεξάρτητο του .Είναι επίσης φανερό ότι  άρα η αρχή είναι ασυμπτωτικά ευσταθής. Όμως, παρατηρούμε ότι η σύγκλιση στο 0,δεν είναι ομοιόμορφη ως προς τον αρχικό χρόνο  (ας θυμηθούμε ότι η σύγκλιση τουστο 0 είναι ισοδύναμο με το να πούμε ότι, δεδομένου , τέτοιο ώστε .Αν και αυτό πράγματι ισχύει για κάθε ,η σταθερά δεν μπορεί να επιλεγεί ανεξάρτητα του .

Για τους παραπάνω λόγους, ο ορισμός που θα δώσουμε θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εξάρτηση από τον αρχικό χρόνο . Μας ενδιαφέρει ένας ορισμός για ευστάθεια και ασυμπτωτική ευστάθεια της αρχής σαν ομοιόμορφες ιδιότητες ως προς το χρόνο .

Ορισμός 1.2.1:  Το σημείο ισορροπίας του (Σ1) είναι

- ευσταθές, αν ,υπάρχει  ώστε  (Α)

- ομοιόμορφα ευσταθές, αν ,υπάρχει ώστε να ικανοποιείται η (Α)

- ασταθές, αν δεν είναι ευσταθές

- ασυμπτωτικά ευσταθές, αν είναι ευσταθές και υπάρχει θετική σταθερά τέτοια ώστε

# Κεφάλαιο 2

# Ευστάθεια- Θεωρήματα Lyapunov

## 2.1 Σημεία ισορροπίας-ορισμός της ευστάθειας

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της ευστάθειας των αυτόνομων δυναμικών συστημάτων, που παίζει βασικό ρόλο στη μελέτη της θεωρίας συστημάτων και φυσικά στην ανάλυση και σχεδίαση εφαρμογών. Η λέξη ευστάθεια είναι όρος δανεισμένος από τη Μηχανική, όπου χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ισορροπία του στερεού σώματος. Η θέση ισορροπίας καλείται ευσταθής  αν το σώμα επιστρέφει στην αρχική του θέση, έχοντας διαταραχτεί ελαφρώς από μια θέση που ισορροπεί. Αλλιώς, αν πηγαίνει σε άλλη θέση, τότε καλείται ασταθής. Υπάρχουν διάφορα «είδη ευστάθειας» όπως ευστάθεια εισόδου-εξόδου, ευστάθεια σημείων ισορροπίας, ευστάθεια περιοδικών τροχιών… Εδώ θα ασχοληθούμε με ευστάθεια σημείων ισορροπίας κατά την έννοια του Lyapunov. Το σημαντικότερο εργαλείο στην μελέτη της ευστάθειας ενός συστήματος είναι η θεωρία Lyapunov,την οποία και θα αναλύσουμε στην συνέχεια.

Έστω λοιπόν το αυτόνομο σύστημα

(2.1)

και ας υποθέσουμε ότι η  είναι συνεχής και διαθέτει συνεχείς μερικές παραγώγους.

Ορισμός 2.1.1: Το σημείο  καλείται σημείο ισορροπίας του (2.1),

αν .

Ένα σημείο ισορροπίας είναι ευσταθές αν όλες οι λύσεις που ξεκινούν «κοντά» του, μένουν «κοντά» του για πάντα. Αλλιώς είναι ασταθές.                                                    Είναι ασυμπτωτικά ευσταθές, αν ,όχι απλά μένουν κοντά του, αλλά τείνουν σ’ αυτό όσο ο χρόνος τείνει στο άπειρο.

Από το θεώρημα μοναδικότητας, είναι φανερό πως αν σημείο αφετηρίας του

συστήματος (2.1) είναι το σημείο  κάποια χρονική στιγμή  ,τότε  για κάθε

Λήμμα 2.1.2 Έστω  μια λύση του (2.1), η οποία περνάει από ένα σημείο

του  που δεν είναι σημείο ισορροπίας. Έστω  ένα

σημείο ισορροπίας του (2.1).Ισχύει η συνεπαγωγή

.

Το παραπάνω λήμμα δίνει μια πρώτη πληροφορία για την συμπεριφορά των λύσεων ενός αυτόνομου συστήματος. Οποιαδήποτε λύση που περνάει από σημεία που δεν είναι σημεία ισορροπίας, δεν μπορεί να φτάσει ένα σημείο ισορροπίας σε πεπερασμένο χρόνο. Μπορεί μόνο να τείνει ασυμπτωτικά σε αυτό.

Στη συνέχεια, υποθέτουμε ότι το σημείο ισορροπίας   του (2.1) ταυτίζεται με την αρχή των αξόνων. Η υπόθεση αυτή γίνεται χωρίς βλάβη της γενικότητας, αφού κάθε σημείο ισορροπίας μπορεί με κατάλληλη γραμμική αλλαγή συντεταγμένων να μεταφερθεί στο.

Ορισμός 2.1.3 Το σημείο ισορροπίας  καλείται

- ευσταθές αν και μόνο αν για κάθε ,υπάρχει ένα

ώστε

για κάθε

- ασταθές, αν δεν είναι ευσταθές.

- ασυμπτωτικά ευσταθές αν και μόνο αν είναι ευσταθές,

και το  μπορεί να επιλεγεί έτσι ώστε

.

(α)                                                                          (β)

Σχήμα 2.1 : (α) ευστάθεια ,(b) ασυμπτωτική ευστάθεια

Παράδειγμα 2.1.1: Στο παράδειγμα 1.1.1 του προηγούμενου κεφαλαίου

εξαγάγαμε τις εξισώσεις του απλού εκκρεμούς,

Τα σημεία ισορροπίας του συστήματος είναι τα (0, ) για .Τα σημεία για αντιστοιχούν στην θέση που φαίνεται στο σχήμα 2.2.α,ενώ τα σημεία για στην θέση που φαίνεται στο σχήμα 2.2.b.

(α)                                                          (b)

Σχήμα 2.2

Παρουσία της τριβής η θέση (α) αποτελεί ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας για το σύστημα. Για οποιαδήποτε μικρή εκτροπή από την θέση (α), το σύστημα θα εκτελέσει αποσβεννύμενες ταλαντώσεις κινούμενο προς την θέση ισορροπίας. Εάν δεν υπήρχε τριβή, η θέση (α) θα ήταν ένα ευσταθές ,αλλά όχι ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας του συστήματος: για οποιαδήποτε εκτροπή από την θέση (α) το σύστημα θα εκτελούσε μη αποσβεννύμενες ταλαντώσεις κοντά στην αρχική θέση, αλλά δεν θα επέστρεφε ποτέ στην αρχική του θέση. Η θέση (b) αποτελεί ένα ασταθές σημείο ισορροπίας του συστήματος : για οποιαδήποτε εκτροπή από την θέση (b),το σύστημα απομακρύνεται από την αρχική του θέση.

## 2.2 Το θεώρημα του Lyapunov

To θεώρημα του Lyapunov παρέχει ικανές συνθήκες για την ευστάθεια και την ασυμπτωτική ευστάθεια ενός σημείου ισορροπίας. Το θεώρημα αυτό, που βασίζεται στην ιδέα της συνάρτησης Lyapunov,αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της ανάλυσης μη γραμμικών συστημάτων και της ποιοτικής θεωρίας διαφορικών εξισώσεων. Στην παράγραφο αυτή θα αναφέρουμε το θεώρημα, και θα αποδείξουμε το κομμάτι που αφορά στην  ευστάθεια. Θα ολοκληρώσουμε την απόδειξη του θεωρήματος με το κομμάτι της ασυμπτωτικής ευστάθειας αργότερα (βλ. Πόρισμα 2.3.6), έχοντας προηγουμένως  αποδείξει το θεώρημα του La’Salle.

Επανερχόμαστε στο σύστημα (2.1),

και έστω  μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση  .

Ορισμός 2.2.1 Έστω  συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση ορισμένη σε μια περιοχή που περιέχει την αρχή.

Ορίζουμε την χρονική παράγωγο της  πάνω στις τροχιές του συστήματος (2.1) ως το γινόμενο

H παράγωγος της  κατά μήκος των τροχιών του (2.1) εξαρτάται από την εξίσωση του συστήματος. Άρα η χρονική παράγωγος θα είναι διαφορετική για διαφορετικά συστήματα. Αν  είναι η λύση του (2.1) που ξεκίνησε από την αρχική κατάσταση  σε χρόνο ,τότε .

Αν η παράγωγος είναι αρνητική, η   θα φθίνει κατά μήκος της λύσης του (2.1).Σύμφωνα με αυτά, θα εκθέσουμε το θεώρημα ευστάθειας του Lyapunov.

Θεώρημα 2.2.2 (Lyapunov):Έστω  σημείο ισορροπίας του (2.1),

και  μια περιοχή του . Εάν υπάρχει μια συνεχώς διαφορίσιμη

συνάρτηση    η οποία είναι θετικά ορισμένη στο , (δηλαδή

και  στο  )  και ισχύει      στο  (2.2.2.α)

α)Τότε  το  είναι  ευσταθές.

b) Επιπλέον, αν   στο  (2.2.2.b), το  είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

Απόδειξη του (α): Έστω  .Επιλέγουμε ένα  τέτοιο ώστε

το σύνολο

.

Το σύνολο των σημείων για τα οποία  είναι κλειστό και

φραγμένο, άρα η  παίρνει ελάχιστο  σε αυτό. Έστω   . Από

το ότι  στο  έχουμε ότι .

Ορίζουμε το σύνολο

.

Θα δείξουμε ότι

για κάθε .                     (2.2.2.c)

Πράγματι, έστω ότι δεν ίσχυε η παραπάνω συνεπαγωγή. Τότε, θα υπήρχε

και χρόνος  ώστε

για κάθε  και

.

Όμως , λόγω του ότι  στο ,είναι

για κάθε  με .

Η τελευταία, σε συνδυασμό με το ότι , και  δίνει

που είναι άτοπο. Επομένως , η συνεπαγωγή (2.2.2.c) ισχύει.

Επιλέγοντας   τώρα ,ώστε

,

ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε .

Παράδειγμα 2.2.1: Έστω οι εξισώσεις του απλού εκκρεμούς χωρίς τριβή

(2.2.3)

Έστω . Σαν συνάρτηση Lyapunov θεωρούμε την συνάρτηση ενέργειας

του συστήματος

Προφανώς  σε μια περιοχή του .Η παράγωγος της πάνω στις τροχιές του συστήματος δίνεται από

.

Επομένως από το Θεώρημα 2.2.2, το  είναι ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας για το σύστημα. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν είναι ασυμπτωτικά ευσταθές: αφού  , κάθε λύση με  θα παραμείνει στην επιφάνεια  για κάθε .

Σημείωση:   Έστω το αυτόνομο σύστημα

(2.2.4)

Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση  είναι τοπικά Lipschitz στο  και ότι υπάρχει μια συνάρτηση  ,που ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θεωρήματος 2.2.2.

Επιλέγουμε ώστε το σύνολο

.

Λόγω του ότι , για  ισχύει

,για κάθε

και κατά συνέπεια κάθε λύση που ξεκινάει στο  παραμένει στο  ,δηλαδή ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε

Το  είναι κλειστό και φραγμένο εξ’ ορισμού. Συνεπώς, από το Θεώρημα 1.2.4 του προηγούμενου κεφαλαίου, το (2.2.4.α) έχει μοναδική λύση για κάθε,που ορίζεται για κάθε . Εάν επιπλέον το πεδίο ορισμού της  είναι όλος ο  και για την    ισχύει ότι    για , για κάθε  θα υπάρχει  ώστε . Ορίζοντας το σύνολο  όπως προηγουμένως, καταλήγουμε ότι το (2.2.4) έχει μοναδική λύση για κάθε  ορισμένη για κάθε .

2.3 Χρονικά αναλλοίωτα σύνολα και ευστάθεια-Το θεώρημα του La’Salle

Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με μερικά σημαντικά αποτελέσματα της ποιοτικής θεωρίας διαφορικών εξισώσεων, που αφορούν την ασυμπτωτική συμπεριφορά των λύσεων. Στην συνέχεια θα δώσουμε το Θεώρημα του La’Salle,που παρέχει ικανές συνθήκες για ασυμπτωτική ευστάθεια όταν η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov δεν είναι αυστηρά αρνητική.

Επανερχόμαστε στο σύστημα (2.1).Θα ονομάσουμε με  το σύνολο των σημείων του από τα οποία διέρχεται η λύση  για κάθε , και με  το κομμάτι για .

Ορισμός 2.3.1: Ένα σύνολο καλείται θετικώς χρονικά  αναλλοίωτο ως

προς το σύστημα (2.1) εάν για κάθε λύση  του  (2.1)

ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε ,

δηλαδή αν κάθε λύση που ξεκινάει από ένα σημείο του

παραμένει στο  για κάθε .

Το σύνολο  καλείται χρονικά αναλλοίωτο ως προς το

σύστημα (2.1) εάν ισχύει

για κάθε .

Ορισμός 2.3.2: Έστω  μια λύση του (2.1). Λέμε ότι το σημείο

ανήκει στο θετικό οριακό σύνολο (positive limit set)

της λύσης  αν και μόνο αν υπάρχει μια ακολουθία

χρονικών στιγμών  με  για ,τέτοια

ώστε .Το σύνολο αυτό συμβολίζεται με

.

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό λοιπόν, το αποτελείται από τα σημεία συσσώρευσης του συνόλου .Το λήμμα που ακολουθεί δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις φραγμένες λύσεις ενός δυναμικού συστήματος.

Λήμμα 2.3.3: Έστω  μια φραγμένη λύση του (2.1). Τότε

(i) Το οριακό της σύνολο είναι ένα μη κενό σύνολο.

(ii) To οριακό της σύνολο είναι ένα χρονικά αναλλοίωτο

σύνολο ως προς το σύστημα (2.1)

(iii) Η λύση   πλησιάζει το οριακό της σύνολογια

με την έννοια του ότι για κάθε  υπάρχει

ένα ,τέτοιο ώστε για κάθε να υπάρχει ένα

(το οποίο πιθανόν να εξαρτάται από το  )

ώστε.

Έστω τώρα, ότι δοθέντος του (2.1),υπάρχει μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση ,όπου  μια περιοχή του ,με την  ιδιότητα   στην . Το λήμμα που ακολουθεί περιγράφει την συμπεριφορά της πάνω στα οριακά σύνολα των φραγμένων λύσεων του (2.1).

Λήμμα 2.3.4: Έστω  μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση

ορισμένη σε ένα σύνολο , που περιέχει την αρχή. Έστω

ένα κλειστό και φραγμένο σύνολο με την ιδιότητα

για κάθε ,ως προς το σύστημα (2.1).

Υποθέτουμε ότι   .Τότε

για κάθε  είναι, και  στο .

To θεώρημα που ακολουθεί είναι απόρροια όσων προηγήθηκαν, και αποτελεί μια γενίκευση του θεωρήματος Lyapunov για την περίπτωση της ασυμπτωτικής ευστάθειας.

Θεώρημα 2.3.5 (La’Salle): Έστω  μια συνεχώς

διαφορίσιμη συνάρτηση ορισμένη σε ένα σύνολο , που

περιέχει την αρχή. Έστω  ένα κλειστό και φραγμένο

σύνολο  που περιέχει την αρχή, με  για κάθε  ενώ

και   , για κάθε ,

ως προς το σύστημα (2.1).Έστω

και  το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνολο

του .Τότε, κάθε λύση του (2.1) που ξεκινάει από το

πλησιάζει το  για  (κατά την έννοια που

αναφέρθηκε στο Λήμμα 2.3.3).

Απόδειξη:  Έστω. Τότε, από το προηγούμενο Λήμμα 2.3.4 έχουμε

ότι  και  στο. Έστω

.

Το  είναι το ευρύτερο υποσύνολο του , που είναι χρονικά  αναλλοίωτο. Από το Λήμμα 2.3.3 έχουμε ότι κάθε λύση  του (2.1) με  πλησιάζει το για , που ήταν  και το ζητούμενο.

Πόρισμα 2.3.6: Έστω  σημείο ισορροπίας του (2.1), και

μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση

Ορισμένη σε ένα σύνολο , που περιέχει το  με

στο,,  στην .

Εάν για κάποιο  ισχύει η συνεπαγωγή

(2.3.6.α)

τότε το  είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

Απόδειξη:  Έστω       , με τα  όπως ορίστηκαν στην απόδειξη του (α) του Θεωρήματος  Lyapunov.Δεδομένου του ότι    στο, έχουμε ότι για

,για κάθε ,

οπότε ισχύει η συνεπαγωγή

για κάθε                    (2.3.6.b)

Επομένως, το  είναι θετικώς χρονικά αναλλοίωτο ως προς το σύστημα (2.1). Θα δείξουμε ότι για κάθε  είναι   για  . Πράγματι, έστω , και έστω  το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνολο του συνόλου . Από το Θεώρημα του La’Salle, η λύση  για  πλησιάζει το .

Έστω . Είναι  στο , ενώ το  είναι και χρονικά αναλλοίωτο. Επομένως,

,

και από την (2.3.6.α) συμπεραίνουμε ότι . Συνεπώς είναι και  για .

Σημείωση: Ο ισχυρισμός για κάποιο  να ισχύει η συνεπαγωγή

σημαίνει ότι η μόνη τροχιά του συστήματος πάνω στην οποία η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov παραμένει 0 για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι η  .

To επόμενο αποτέλεσμα, για την απόδειξη του οποίου θα βασιστούμε στο Θεώρημα του La’Salle, αποτελεί το (b) μέρος του Θεωρήματος Lyapunov, που δίνει ικανές συνθήκες για ασυμπτωτική ευστάθεια.

Πόρισμα 2.3.8(ασυμπτωτική ευστάθεια): Έστω  μια

συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση που ικανοποιεί τις υποθέσεις

του Θεωρήματος 2.2.2, για το σύστημα (2.1) με επιπλέον

στο.Τότε, το σημείο ισορροπίας

είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

Απόδειξη: Είναι    στο,, άρα και   . Έστω        ,με τα  όπως ορίστηκαν στην απόδειξη του (α) του Θεωρήματος Lyapunov. To   είναι κλειστό και φραγμένο, ενώ δεδομένου του ότι   στο, έχουμε ότι για  : για κάθε,οπότε ισχύει η συνεπαγωγή  .

Από το Θεώρημα La’Salle, κάθε λύση   , με  θα πλησιάζει το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνολο του   που είναι το .

Επομένως, μπορεί να βρεθεί  ώστε  ,

και θα ισχύει η συνεπαγωγή  για .

Παράδειγμα 2.3.9: Θεωρούμε πάλι το σύστημα του απλού εκκρεμούς παρουσία τριβής

Με συνάρτηση Lyapunov την συνάρτηση ενέργειας του συστήματος έχουμε

Η παράγωγος της  πάνω στις τροχιές του συστήματος δεν είναι αυστηρά αρνητική: από  το Θεώρημα Lyapunov δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ευστάθεια, αλλά όχι ασυμπτωτική ευστάθεια της αρχής. Ορίζοντας το σύνολο  για κάποιο αρκετά μικρό  έχουμε ότι το είναι κλειστό και φραγμένο, και ότι  θετικώς χρονικά αναλλοίωτο ως προς το σύστημα. Κάθε λύση που ξεκινάει από το για  θα πλησιάζει το ,το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνολο του

.

Έστω μια λύση του συστήματος  η οποία κατά το  χρονικό διάστημα , κινείται στο σύνολο .

Η λύση αυτή θα έχει την μορφή   με  για κάθε . Είναι όμως

επομένως, η μόνη λύση του συστήματος που μπορεί να παραμείνει στο  για ένα χρονικό διάστημα ,είναι η λύση ισορροπίας .

Επομένως, για κάθε   ισχύει η συνεπαγωγή

.

Από το Πόρισμα 2.3.6 του Θεωρήματος La’Salle, συμπεραίνουμε, και ότι κάθε λύση του συστήματος που ξεκινάει από το  πλησιάζει το  για, συνεπώς  η αρχή είναι ασυμπτωτικά ευσταθής.

## 2.4 Ολική ασυμπτωτική ευστάθεια

Υποθέτουμε, ότι το σύστημα (2.1) έχει ένα σημείο ισορροπίας στο , το οποίο είναι ασυμπτωτικά ευσταθές. Ως περιοχή έλξης (domain of attraction) του σημείου ισορροπίας ορίζουμε το σύνολο

Η περιοχή έλξης ενός σημείου ισορροπίας γενικά είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί αναλυτικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση στην οποία το σύνολο  είναι όλος ο . Στην περίπτωση αυτή, το σημείο ισορροπίας  καλείται ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές. Προφανώς, εάν το  είναι ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές, τότε θα είναι και το μοναδικό σημείο ισορροπίας του συστήματος.

Ορισμός 2.4.1: Το σημείο ισορροπίας  του (2.1) καλείται ολικά

ασυμπτωτικά ευσταθές αν είναι ασυμπτωτικά ευσταθές και

για κάθε .

Τα θεωρήματα που ακολουθούν βασίζονται σε όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, και παρέχουν ικανές συνθήκες για ολική ασυμπτωτική ευστάθεια του σημείου ισορροπίας .

Θεώρημα 2.4.2 (ολική ασυμπτωτική ευστάθεια): Έστω   σημείο ισορροπίας

του (2.1).Έστω    μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση  για την

οποία ισχύει  και  στο       (2.4.2.α)

και  για                       (2.4.2.b)

στο                                   (2.4.2.c)

Τότε, το  είναι ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας.

Απόδειξη:  Θα δείξουμε ότι για κάθε σημείοτου ισχύει

.Έστω . Αν ορίσουμε το σύνολο

,από την συνθήκη (2.4.2.b) συμπεραίνουμε ότι υπάρχει

ώστε |. Συνεπώς, το είναι κλειστό και φραγμένο, ενώ δεδομένου του ότι   στο , έχουμε ότι για  ισχύει                    ,για κάθε ,οπότε ισχύει η συνεπαγωγή                  για κάθε .

Από το Θεώρημα του La’Salle, κάθε λύση  του (2.1) με  πλησιάζει το | για . Συνεπώς, ισχύει  για ,άρα και   για .

Θεώρημα 2.4.3:  Έστω   σημείο ισορροπίας του (2.1).Έστω

μια συνεχώς διαφορίσιμη συνάρτηση   για την

οποία ισχύει:

και  στοv ,   (2.4.3.α)

, για    ,                 (2.4.3.b)

στο                                         (2.4.3.c)

Εάν για κάποιο  ισχύει η συνεπαγωγή

(2.4.3.d)

τότε, το  είναι ολικά ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο

ισορροπίας.

Απόδειξη: Θα δείξουμε ότι για κάθε σημείο ισχύει

(2.3.4.e)

Έστω. Ορίζουμε το σύνολο

Το  είναι κλειστό και φραγμένο, ενώ εάν  τότε και  για κάθε   Από το Πόρισμα 2.3.6 του θεωρήματος  La’Salle, έχουμε ότι

,για κάθε,άρα η (2.3.4.e) ισχύει. Επομένως, η αρχή είναι ολικά ασυμπτωτικά ευσταθής.

Κεφάλαιο 3ο

Σταθεροποίηση

## 3.1 Περιγραφή και διατύπωση του προβλήματος

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε και θα διατυπώσουμε το πρόβλημα της σταθεροποίησης ενός δυναμικού συστήματος και στη  συνέχεια θα δώσουμε παραδείγματα σταθεροποίησης συστημάτων. Για λόγους απλότητας θα περιοριστούμε εδώ σε αυτόνομα συστήματα.

Έστω το αυτόνομο σύστημα

(3.1)

όπου ,, με ,όπου το  παριστάνει την m-διάστατη είσοδο του συστήματος.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι πέρα από την ελεύθερη απόκριση του συστήματος που περιγράφεται από την εξίσωση (3.1)  για , μπορούμε να επηρεάσουμε την συμπεριφορά του καθορίζοντας το διάνυσμα , σκοπός μας είναι να σχεδιάσουμε την είσοδο  ώστε το (3.1) να συμπεριφέρεται σύμφωνα με κάποιες  επιθυμητές  προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα της σταθεροποίησης ενός συστήματος διατυπώνεται ως εξής :

Δοθέντος ενός συστήματος (3.1),το οποίο για  έχει ένα σημείο ισορροπίας στο ,να βρεθεί μια απεικόνιση ώστε το  να αποτελεί για το κλειστό σύστημα  ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας.

Στην συνέχεια, θα δώσουμε παραδείγματα σταθεροποίησης γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων.

## 3.2 Σταθεροποίηση γραμμικών συστημάτων

Έστω ένα αυτόνομο γραμμικό σύστημα

(3.2)

με ένα μοναδικό σημείο ισορροπίας στο .

Ως γνωστόν, το σύστημα (3.2) έχει μοναδικό σημείο ισορροπίας αν και μόνο αν . Από την θεωρία γραμμικών συστημάτων, γνωρίζουμε το παρακάτω αποτέλεσμα:

Πρόταση 3.2.1: Το σημείο  είναι για το σύστημα (3.2) ένα ολικά  ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας αν και μόνο αν  για κάθε ιδιοτιμή   του πίνακα       ισχύει

Θεωρούμε τώρα το σύστημα

(3.3)

όπου  και  πίνακες  αντίστοιχα, για το οποίο υποθέτουμε ότι για  έχει ένα σημείο ισορροπίας στο .

Η σταθεροποίηση του (3.3) συνίσταται στην εύρεση μιας γραμμικής σχέσης

(3.4)

όπου  ένας   πίνακας, τέτοιος  ώστε για τις  ιδιοτιμές του πίνακα  να ισχύει  Από την Πρόταση 3.2.1, το    θα είναι για το κλειστό σύστημα  ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας.

Η πρόταση που ακολουθεί  απαντάει στο ερώτημα, κατά πόσο υπάρχει μία γραμμική σχέση της μορφής (3.4), που να μεταθέτει τις ιδιοτιμές του κλειστού συστήματος στα επιθυμητά σημεία.

Πρόταση 3.2.2:  Έστω ότι το σύστημα (3.3) είναι ελέγξιμο (ισοδύναμα, ο  πίνακας  είναι πλήρους τάξης). Τότε, για οποιεσδήποτε επιθυμητές ιδιοτιμές του κλειστού  συστήματος, υπάρχει πίνακας  που να μεταφέρει τις  ιδιοτιμές του πίνακα στις επιθυμητές θέσεις.

## 3.3 Σταθεροποίηση μη γραμμικών συστημάτων

Ένα βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων είναι η ανάλυση με συναρτήσεις Lyapunov. Εάν για μια κατάλληλα επιλεγμένη συνάρτηση Lyapunov   βρεθεί μια απεικόνιση  ώστε

η απεικόνιση  καθιστά το  ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας για το σύστημα (3.1).Στην συνέχεια δίνουμε παραδείγματα σταθεροποίησης συστημάτων με χρήση συναρτήσεων Lyapunov.

Παράδειγμα 3.3.1: Θεωρούμε το σύστημα

Σαν συνάρτηση Lyapunov επιλέγουμε την συνάρτηση  .Η παράγωγος της  πάνω στις τροχιές του συστήματος είναι    .

Επιλέγοντας   έχουμε ότι

και από το Θεώρημα Lyapunov, το  καθίσταται ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας για το κλειστό σύστημα.

Παράδειγμα 3.3.2:  Έστω το σύστημα

Θεωρούμε την συνάρτηση Lyapunov

H παράγωγος της πάνω στις τροχιές του συστήματος είναι

Επιλέγοντας  γραμμική ανάδραση , έχουμε  και το σύστημα παίρνει τη μορφή

και από το Θεώρημα του Lyapunov εξάγουμε ότι το  είναι ευσταθές. Ορίζοντας το σύνολο , για κάποιο  έχουμε ότι το  είναι κλειστό και φραγμένο, και ότι είναι θετικώς χρονικά αναλλοίωτο για προς το σύστημα. Κάθε λύση που ξεκινάει από το για  θα πλησιάζει το ,το ευρύτερο χρονικά αναλλοίωτο υποσύνολο του   .

Έστω μια λύση  του συστήματος με  που παραμένει στο  για ένα χρονικό διάστημα . Για κάθε  θα είναι       .

Επομένως, η μόνη λύση του συστήματος που μπορεί να παραμείνει στογια ένα χρονικό διάστημα , είναι η λύση ισορροπίας του συστήματος .Άρα  και από το Θεώρημα La'Salle, κάθε λύση που ξεκινάει από  πλησιάζει το 0 για  ,οπότε καταλήγουμε ότι με τον έλεγχο , το  καθίσταται για το σύστημα ένα ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας.

Κεφάλαιο 4ο

Στοιχεία από τη Θεωρία Γραμμικών Συστημάτων Ελέγχου

Σ’ αυτό το κεφάλαιο έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν βασικά στοιχεία από τη θεωρία Γραμμικών  Συστημάτων. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, αποφύγαμε να εμβαθύνουμε ιδιαίτερα. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να αποτελέσει μια εύκολη αναφορά για τον αναγνώστη ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε ορισμούς και βασικές ιδέες που χρησιμοποιούνται στο υπόλοιπο κείμενο. Θα αναφερθούμε, μεταξύ άλλων, στην έννοια της ελεγξιμότητας, σε βασικές ιδέες και τεχνικές Βελτίστου Ελέγχου. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος είναι η εξαγωγή και παρουσίαση αποτελεσμάτων πρώτα για την περίπτωση συστημάτων χρονικά αμετάβλητων και στη συνέχεια για συστήματα που μεταβάλλονται με το χρόνο. Για τον αναγνώστη που θα θελήσει να εμβαθύνει προτείνουμε τα συγγράμματα [4],[6],[32].

4.1 Στοιχεία από τη θεωρία Γραμμικών Χρονομεταβλητών Συστημάτων

Έστω η χρονομεταβλητή εξίσωση κατάστασης  .

Υποθέτουμε ότι για κάθε αρχική κατάσταση και κάθε είσοδο η εξίσωση κατάστασης έχει μοναδική λύση. Μια ικανή συνθήκη γι αυτή την υπόθεση είναι ότι κάθε στοιχείο του πίνακα είναι συνεχής συνάρτηση του .Πριν αναφερθούμε στη γενική περίπτωση, θα μελετήσουμε πρώτα τις λύσεις της ειδικής περίπτωσης και θα εξηγήσουμε γιατί οι προσεγγίσεις για την ανεξάρτητη του χρόνου περίπτωση δεν μπορούν να εφαρμοστούν εδώ.

Η λύση της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης  μπορεί να υπολογιστεί σαν λογική προέκταση από τη λύση της βαθμωτής .Η λύση της είναι . Όμοια η λύση του  είναι με  (η αντιμεταθετική ιδιότητα είναι κρίσιμη ‘ γενικά  ισχύει και .Η λύση της βαθμωτής χρονομεταβλητής με αναφορά στο είναι με . Επεκτείνοντας για πίνακες, . Με χρήση του αναπτύγματος  παίρνουμε

Η επέκταση δεν είναι όμως έγκυρη διότι                                                                Άρα γενικά η  δεν είναι λύση του .Συμπερασματικά, δεν μπορούμε να επεκτείνουμε τη λύση της βαθμωτής χρονομεταβλητής περίπτωσης στην περίπτωση των πινάκων και άρα χρειάζεται άλλη προσέγγιση.

Έστω ,όπου  είναι πίνακας με τα στοιχεία του συνεχείς συναρτήσεις του .Τότε, για κάθε αρχική κατάσταση υπάρχει μια μοναδική λύση κι έστω ο τετραγωνικός  πίνακας τάξης . Επειδή κάθε  ικανοποιεί ,έχουμε  (4.1).Αν οείναι ομαλός ή οι αρχικές καταστάσεις είναι γραμμικά ανεξάρτητες, τότε ο ονομάζεται θεμελιώδης πίνακας του (ή θεμελιώδης μήτρα).Επειδή οι αρχικές συνθήκες μπορούν να επιλεχθούν αυθαίρετα, όσο είναι γραμμικά ανεξάρτητες, ο θεμελιώδης πίνακας δεν είναι μοναδικός.

Παράδειγμα 4.1.1: Έστω το ομογενές σύστημα  ή  .Για έχουμε και

Έτσι    και

Οι δύο αρχικές καταστάσεις  είναι γραμμικά ανεξάρτητες άρα ο  είναι ένας  θεμελιώδης πίνακας.

Μια πολύ σημαντική ιδιότητα του θεμελιώδους πίνακα είναι ότι είναι  ομαλός για κάθε . Για παράδειγμα, ο έχει ορίζουσα άρα είναι  ομαλός για κάθε . Θα «εξηγήσουμε» διαισθητικά γιατί αυτό είναι σωστό: αν ο είναι μη ομαλός για κάποιο ,τότε υπάρχει ένα μη μηδενικό διάνυσμα τέτοιο ώστε  το οποίο όμως, συνεπάγεται ότι  άρα και για . Άτοπο. Άρα ο  ομαλός για κάθε .

Ορισμός 4.1.1: Έστω ένας οποιοσδήποτε θεμελιώδης πίνακας για το. Τότε ο (4.1.1) ονομάζεται πίνακας μετάβασης του.Ο πίνακας μετάβασης είναι επίσης η μοναδική λύση του  (4.1.2) με την αρχική συνθήκη .

Επειδή ο  είναι  ομαλός για κάθε , ο αντίστροφός του είναι καλά ορισμένος . Η (4.1.2) προκύπτει άμεσα από την (4.1.1).Από τον ορισμό έχουμε τις ακόλουθες πολύ σημαντικές ιδιότητες για τον πίνακα μετάβασης:

(I)

(ΙΙ)

(ΙΙΙ)

για κάθε

Παράδειγμα 4.1.2: Έστω η ομογενής εξίσωση του προηγούμενου παραδείγματος. Ένας θεμελιώδης πίνακας που  έχει υπολογιστεί είναι ο. Ο αντίστροφος του είναι .Άρα ο πίνακας μετάβασης είναι . Επαληθεύουμε άμεσα ότι ο επαληθεύει και έχει τις παραπάνω ιδιότητες (Ι)-(ΙΙΙ).

Υποστηρίζουμε τώρα ότι η λύση του που ξεκίνησε από την αρχική κατάσταση  και με είσοδο  δίνεται από την , όπου ο είναι ο πίνακας μετάβασης του και έχοντας χρησιμοποιήσει την ιδιότητα .Θα δείξουμε ότι αυτή η λύση ικανοποιεί και την αρχική συνθήκη και την εξίσωση κατάστασης. Για :

Επίσης, με χρήση της (4.1.2) και την  έχουμε

άρα είναι λύση. Άρα είδαμε ότι αρκεί ουσιαστικά να λύσουμε το .

Παρατήρηση:

(-)Αν ο έχει την αντιμεταθετική ιδιότητα   (πχ αν είναι διαγώνιος ή σταθερός)  ,τότε αποδεικνύεται ότι ο πίνακας μετάβασης είναι

(-)Για σταθερό η προηγούμενη απλουστεύεται στην  και .

Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, ο υπολογισμός του πίνακα μετάβασης είναι γενικά δύσκολος.

4.2 Ελεγξιμότητα

Ιδιότητα ενός συστήματος για το οποίο, δεδομένων οποιωνδήποτε αρχικών και τελικών καταστάσεων, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα  και ένα σήμα εισόδου το οποίο μεταφέρει την αρχική κατάσταση στην επιθυμητή τελική μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα.  Στα επόμενα θα εξετάσουμε κριτήρια ελεγξιμότητας τόσο για χρονικά αμετάβλητα, όσο και χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα.

4.2.1 Ελεγξιμότητα για χρονικά αμετάβλητα συστήματα

Ας θεωρήσουμε το n-διάστατο με p-εισόδους σύστημα  (4.2.1) ,όπου  είναι αντίστοιχα  πραγματικοί σταθεροί πίνακες.

Ορισμός 4.2.1:Το σύστημα που περιγράφει η εξίσωση κατάστασης (4.2.1) ή το ζευγάρι  λέμε ότι είναι ελέγξιμο αν, για κάθε αρχική κατάσταση και για κάθε τελική κατάσταση ,υπάρχει μια είσοδος που μεταφέρει το  στο σε πεπερασμένο χρόνο. Αλλιώς, λέμε ότι δεν είναι ελέγξιμο.

Ο ορισμός απαιτεί, μόνο  η είσοδος να μπορεί να μεταφέρει οποιαδήποτε αρχική σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση σε πεπερασμένο χρόνο ‘ δεν προκαθορίζεται όμως η τροχιά (διαδοχή καταστάσεων). Επίσης, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για την είσοδο ‘ το πλάτος της μπορεί να είναι οσοδήποτε μεγάλο.

Θεώρημα 4.2.1: Τα επόμενα είναι ισοδύναμα

- το n-διάστατο ζευγάρι  είναι ελέγξιμο

- O  πίνακας  είναι ομαλός ,

- Ο  πίνακας ελεγξιμότητας    έχει τάξη  (πλήρους τάξη σειράς-full row rank)

- O πίνακας  είναι πλήρους τάξης για κάθε ιδιοτιμή λ του.

- Αν επιπλέον  όλες οι ιδιοτιμές του Α έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος, τότε η μοναδική λύση του  είναι θετικά ορισμένη. Αυτή η λύση ονομάζεται Gramian ελεγξιμότητας και εκφράζεται ως

Απόδειξη:  Πρώτα δείχνουμε την ισοδυναμία των δύο μορφών τουστη (ii).Ορίζουμε .Τότε έχουμε  κι αντικαθιστώντας το  με  έχουμε το ζητούμενο. Λόγω της τετραγωνικής μορφής της ολοκληρώσιμης συνάρτησης, η  είναι θετικά ορισμένη αν και μόνο αν είναι μη ομαλός (από γνωστή Πρόταση της Γραμμικής Άλγεβρας).

Τώρα, θα δείξουμε πρώτα ότι αν ο   είναι ομαλός, τότε το σύστημα είναι ελέγξιμο. Η απόκριση τη χρονική στιγμή    είναι    .Ισχυριζόμαστε ότι για κάθε  και κάθε   , η είσοδος   θα μεταφέρει το στο σε χρόνο . Πράγματι, αντικαθιστώντας αυτό  τοστο παίρνουμε  που δείχνει ότι αν   είναι ομαλός, τότε το είναι ελέγξιμο. Θα δείξουμε και το αντίστροφο με απαγωγή σε άτοπο. Έστω ότι το ζευγάρι  είναι ελέγξιμο αλλά δεν είναι θετικά ορισμένη για κάποιο . Τότε, υπάρχει ένα  μη μηδενικό διάνυσμα  τέτοιο ώστε  που συνεπάγεται ή . Αν όμως, το σύστημα είναι ελέγξιμο, τότε υπάρχει είσοδος που μεταφέρει την αρχική κατάσταση  στο και άρα για το έχουμε .Πολλαπλασιάζοντας από αριστερά με :  το οποίο αντιφάσκει με το ότι το είναι μη μηδενικό.

Επειδή κάθε στοιχείο του πίνακα  είναι αναλυτική συνάρτηση του , αν η είναι ομαλός για κάποιο ,τότε είναι ομαλός . Από την ισοδυναμία των δύο μορφών, συνεπάγεται ότι  είναι ομαλός αν και μόνο αν δεν υπάρχει  μη μηδενικό διάνυσμα τέτοιο ώστε .

Τώρα θα δείξουμε ότι αν η  είναι ομαλός τότε ο πίνακας ελεγξιμότητας C είναι πλήρους τάξης. Υποθέτουμε ότι ο C δεν είναι πλήρους τάξης. Τότε υπάρχει μη μηδενικό διάνυσμα τέτοιο ώστε  ή .Επειδή όμως, ο  μπορεί να εκφραστεί σαν  γραμμικός συνδυασμός των (Cayley-Hamilton), συμπεραίνουμε ότι που αντιφάσκει με τη υπόθεση ότι η  είναι   ομαλός.

Για το αντίστροφο, έστω ότι ο C  είναι πλήρους τάξης αλλά ο  είναι μη ομαλός .Τότε, υπάρχει διάνυσμα  τέτοιο ώστε . Για έχουμε. Παραγωγίζοντας τη και θέτοντας  παίρνουμε. Συνεχίζοντας την ίδια διαδικασία, προκύπτει .

Άρα, που αντίκειται στην υπόθεση ότι ο C είναι πλήρους τάξης.

Αν ο C είναι πλήρους τάξης, τότε ο πίνακας  είναι πλήρους τάξης για κάθε ιδιοτιμή λ του Α. Αν αυτό δεν ισχύει, τότε υπάρχει ιδιοτιμή  και μη μηδενικό διάνυσμα  τέτοιο ώστε που συνεπάγεται .Άρα το είναι (αριστερό) ιδιοδιάνυσμα του Α. Έχουμε.  Συνεχίζοντας, παίρνουμε.Άρα, όπως προηγουμένως . Αυτό αντιβαίνει στην υπόθεση ότι ο C είναι πλήρους τάξης.

Για να δείξουμε ότι το  συνεπάγεται  για κάποια ιδιοτιμή  του Α θα χρησιμοποιήσουμε γνωστό θεώρημα ([6], Θεωρ. 6.2) που βεβαιώνει ότι η ιδιότητα της ελεγξιμότητας είναι αναλλοίωτη σε μετασχηματισμούς ισοδυναμίας. Συνεπώς, μπορούμε να δείξουμε  για κάποια ιδιοτιμή του ,όπου  είναι ισοδύναμο με το . Επίσης, από άλλο γνωστό θεώρημα ( [6],Θεωρ. 6.6),  ξέρουμε ότι αν ή για κάποιο ακέραιο ,τότε υπάρχει ομαλός πίνακας Ρ, τέτοιος ώστε , ,όπου  .Έστω  μια ιδιοτιμή του και το αντίστοιχο μη μηδενικό αριστερό ιδιοδιάνυσμα ή . Τότε, . Τώρα, σχηματίζουμε το   διάνυσμα και υπολογίζουμε  που συνεπάγεται  και άρα  για κάποια ιδιοτιμή του Α.

Αν ο Α είναι ευσταθής, τότε η μοναδική λύση του  μπορεί να γραφτεί σαν  από γνωστό θεώρημα (πχ [6].Θεωρ. 5.6). H Gramian είναι πάντα θετικά ημιορισμένη. Είναι θετικά ορισμένη αν και μόνο αν η  ομαλός.

Σημείωση:Για χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα, όλα τα χρήσιμα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν και θα αποδειχθούν στην πορεία για την κύρια απόδειξη.

4.3 Βέλτιστος Έλεγχος

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε ακροθιγώς έννοιες και αποτελέσματα από τη θεωρία Βελτίστου Ελέγχου στο βαθμό που θα μας απασχολήσουν σ’ αυτή την εργασία.

Ασχοληθήκαμε στα προηγούμενα με την έννοια της ελεγξιμότητας, τη δυνατότητα να  χρησιμοποιούμε εισόδους ώστε να αναγκάσουμε το σύστημα να μεταφερθεί από μια κατάσταση σε άλλη. Όμως, συχνά δεν ενδιαφερόμαστε απλά να πραγματοποιήσουμε μια μετάβαση, αλλά στο να το επιτύχουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το γενικό πρόβλημα Βελτίστου Ελέγχου αφορά στην ελαχιστοποίηση μιας συνάρτησης  τροχιών, τη συνάρτηση κόστους ή δείκτη επίδοσης. Η συνάρτηση κόστους μπορεί να ενσωματώνει το κόστος ενέργειας ή το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο έλεγχος για ένα συγκεκριμένο στόχο, και η βελτιστοποίηση μπορεί να εξαρτάται από περιορισμούς όπως πχ τη μέγιστη τιμή που μπορούν  να πάρουν οι είσοδοι.  Μπορούμε, πολύ γενικά, να χωρίσουμε τη θεωρητική μελέτη του Βελτίστου Ελέγχου σε δύο μεγάλες  κατηγορίες ανάλογα με την προσέγγιση: το Δυναμικό Προγραμματισμό και τις Μεταβολικές Μεθόδους(στην τελευταία περιλαμβάνουμε και την αρχή Μεγίστου του Pontryagin) . Και οι δύο προσεγγίσεις βασίζονται σε ένα μετασχηματισμό της δυναμικής βελτιστοποίησης σε ένα σύνολο στατικών προβλημάτων βελτιστοποίησης για κάθε χρονική στιγμή, μαζί με μια διαφορική εξίσωση. Αυτή η εξίσωση περιλαμβάνει τόσο την κατάσταση όσο και μια βοηθητική μεταβλητή που συνδέει μεταξύ τους τα στατικά προβλήματα. Στο Δυναμικό προγραμματισμό η βοηθητική πληροφορία κωδικοποιείται σε ένα στιγμιαίο κόστος που αποδίδεται σε παρούσα κατάσταση. Στις μεταβολικές μεθόδους αντίθετα, δουλεύουμε με ένα πολλαπλασιαστή Lagrange.

Εδώ θα ασχοληθούμε με τις μεταβολικές μεθόδους (στο σύγχρονο έλεγχο, η αρχή Μεγίστου του Pontryagin) εισάγουμε μια συνάρτηση σαν πολλαπλασιαστή Lagrange για το πρόβλημα βελτιστοποίησης και, όχι αυστηρά μιλώντας, μελετάμε τα κρίσιμα σημεία της  σαν συνάρτηση της κατάστασης, του ελέγχου  και του πολλαπλασιαστή . Εξισώνοντας τις παραγώγους με 0, μπορούμε γενικά να επιλύσουμε ως προς τον έλεγχο σαν συνάρτηση του και τουκι επιπλέον προκύπτει και μια διαφορική εξίσωση για το ζευγάρι των διανυσματικών συναρτήσεων .Οι μεταβολικές μέθοδοι έχουν το πλεονέκτημα ότι κάνουν λιγότερες υποθέσεις για το σύστημα και άρα είναι πιο γενικές (συγκρίνοντας με  το Δυναμικό Προγραμματισμό) αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι οδηγούν μόνο σε αναγκαίες συνθήκες. Στα επόμενα, θα αναφερθούμε στη μητρική διαφορική εξίσωση Riccati και στο πρόβλημα απείρου ορίζοντα για γραμμικά συστήματα με τετραγωνικό κόστος.

Σαν τελική εισαγωγική παρατήρηση, να τονίσουμε ότι η μελέτη του Βελτίστου Ελέγχου είναι πιο σημαντική κι από την ίδια τη βελτιστότητα: για μη γραμμικά συστήματα, είναι συχνά δύσκολο να βρεθούν έλεγχοι που να υλοποιούν την επιθυμητή μετάβαση. Ο Βέλτιστος Έλεγχος προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση στην αναζήτηση για τέτοιους ελέγχους ‘ προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν βάση για αριθμητικές μεθόδους.

4.3.1 Γραμμικά Συστήματα με Τετραγωνικό Κόστος

Θεωρούμε γραμμικά συστήματα συνεχούς χρόνου  και υποθέτουμε ότι οι  είναι μετρήσιμες αρκούντως φραγμένες (μ.α.φ.). Επίσης, δίνονται τρεις πίνακες συναρτήσεων τέτοιες ώστε:

- ο είναι  συμμετρικός πίνακας  μ.α.φ. συναρτήσεων, ο    συμμετρικός πίνακας μ.α.φ. συναρτήσεων, κι ο σταθερός πίνακας

- για κάθε ,o είναι θετικά ορισμένος

- για κάθε ,o είναι θετικά ημιορισμένος

- ο  είναι θετικά ημιορισμένος

Για κάθε ζευγάρι  πραγματικών αριθμών, κάθε κατάσταση  και κάθε μ.α.φ. είσοδο  ορίζουμε ,όπου . Το πρόβλημα που θέλουμε να μελετήσουμε είναι το εξής:

Για κάθε ζευγάρι χρόνων και κατάστασης , να βρεθεί έλεγχος που ελαχιστοποιεί .Κάθε έλέγχος με αυτή την ιδιότητα λέμε ότι είναι βέλτιστος για την κατάσταση στο διάστημα.

Έστω  που να είναι μ.α.φ. ,θεωρούμε τη λύση της , που παίρνουμε με τη χρήση του νόμου ανάδρασης για το σύστημα μας που ξεκίνησε τη χρονική στιγμήαπό την κατάσταση . Ο έλεγχος  καλείται -έλεγχος κλειστού βρόχου που ξεκίνησε από το .

Θεώρημα 4.3.1: Διαλέγουμε οποιαδήποτε .Τότε υπάρχει ένας απόλυτα συνεχής συμμετρικός  πίνακας συναρτήσεων ορισμένος για  που ικανοποιεί τη διαφορική  εξίσωση Riccati πινάκων στο :

Έστω .Τότε ο -έλεγχος κλειστού βρόχου που ξεκίνησε από το είναι ο μοναδικός βέλτιστος έλεγχος για το  στο διάστημα .Επιπλέον  Το γραμμικό τετραγωνικό πρόβλημα που λύθηκε παραπάνω είναι γνωστό σαν το πρόβλημα του ρυθμιστή ή πρόβλημα ρύθμισης(regulator problem).

Εφαρμογή (βέλτιστο πρόβλημα σερβομηχανισμού): Πολλά σημαντικά προβλήματα μπορούν να αναχθούν στο κλασικό πρόβλημα ρύθμισης. Ένα από αυτά είναι το πρόβλημα του σερβομηχανισμού που ορίζεται ως εξής: Ο στόχος είναι να έχουμε την έξοδο  του γραμμικού συστήματος να ακολουθεί ένα επιθυμητό σήμα αναφοράς . Μαθηματικά, θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε, για δεδομένα ,ένα κόστος που ισούται με ,όπου είναι η τροχιά με , με τις γνωστές υποθέσεις για τους πίνακες . Μια από τις εκδοχές του προβλήματος υποθέτει ότι το είναι και το ίδιο  έξοδος ενός γραμμικού συνεχούς χρόνου συστήματος χωρίς έλεγχο όπως πχ

Η ιδέα είναι να εισάγουμε ένα «μεγάλο» γραμμικό σύστημα του οποίου ο χώρος κατάστασης αποτελείται από όλα τα ζευγάρια και να εφαρμόσουμε τα αποτελέσματα για το πρόβλημα ρύθμισης σ’ αυτό το επεκτεταμένο σύστημα. Η βέλτιστη ανάδραση θα είναι μια συνάρτηση των .

4.3.2 Πρόβλημα άπειρου ορίζοντα

Η λύση του προβλήματος γραμμικού τετραγωνικού ρυθμιστή μπορεί  να απλοποιηθεί σημαντικά αν κάνουμε επιπλέον κατάλληλες υποθέσεις. Τέτοιες είναι:

- το σύστημα είναι ΓΧΑ (γραμμικό, χρονικά ανεξάρτητο):  σταθεροί   πίνακες

- το κόστος είναι χρονικά ανεξάρτητο:  σταθεροί πίνακες

- δεν υπάρχει τερματικό κόστος

- άπειρος ορίζοντας

Οι πρώτες τρεις υποθέσεις, είναι φανερό ότι απλοποιούν το πρόβλημα. Η τελευταία όμως,  θέλει επιπλέον προσοχή(πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το κόστος δε γίνεται άπειρο, κάτι που συνδέεται με την ευστάθεια κλειστού βρόχου). Ας κρατήσουμε τις τρεις πρώτες υποθέσεις αλλά για πεπερασμένο χρόνο και αργότερα θα εξετάσουμε για .

Αν χειριστούμε το  σαν παράμετρο της συνάρτησης τιμών: ή .Γνωρίζουμε ότι αυτή δίνεται από τον τύπο  ,όπου  (είναι ο μηδενικός πίνακας) αντιπροσωπεύει τη λύση για χρόνο  της διαφορικής εξίσωσης Riccati   (4.3.1),με τη συνοριακή συνθήκη  (αφού έχουμε υποθέσει μηδενικό τερματικό κόστος).Ο βέλτιστος έλεγχος δίνεται από .

Ύπαρξη και ιδιότητες του ορίου

Θέλουμε να μελετήσουμε το.Αυτό δεν υπάρχει γενικά αλλά κάτω από κατάλληλες υποθέσεις για το ζευγάρι  που εγγυώνται ότι το κόστος παραμένει πεπερασμένο.

Υπόθεση: το είναι ελέγξιμο. Αν δεν ήταν, μπορεί να είχαμε ασταθείς μη ελέγξιμες καταστάσεις και άρα δε θα μπορούσε να είναι .

Ισχυριζόμαστε τώρα ότι το όριο  υπάρχει.

Απόδειξη (Kalman, Brockett): , όπου είναι ο βέλτιστος έλεγχος που βρήκαμε νωρίτερα για το πρόβλημα πεπερασμένου ορίζοντα. Ηείναι μη φθίνουσα συνάρτηση του  δεδομένου . Ας υποθέσουμε τώρα ότι  είναι βέλτιστος για .Τότε .Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει όριο αν μπορούσαμε να δείξουμε ότι είναι φραγμένη. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε χρησιμοποιώντας την ελεγξιμότητα: υπάρχει χρόνος  και έλεγχος που μεταφέρει την κατάσταση από το  στο για . Μετά το  θέτουμε . Τότε,  (όπου η αντίστοιχη τροχιά), και αυτό  δεν εξαρτάται από το  και ισχύει για όλα τα .Άρα είναι ομοιόμορφα φραγμένη. Συνεπώς το όριο  υπάρχει. Αποδεικνύεται πολύ εύκολα ότι αυτό συνεπάγεται και την ύπαρξη του ορίου του πίνακα .

Κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιότητες του ορίου αυτού :

Το όριο δεν εξαρτάται από το . Ας θυμηθούμε ότι είναι η λύση για της χρονικά ανεξάρτητης συνήθους διαφορικής εξίσωσης (4.3.1) και περνάμε στο όριο για ’  στο όριο, η λύση έχει κινηθεί για άπειρο χρόνο ξεκινώντας από το μηδενικό πίνακα. Άρα το  είναι σταθερή συνάρτηση, ανεξάρτητη από το . Έστω . Παίρνοντας όρια και στις δύο πλευρές της διαφορικής εξίσωσης Riccati,παρατηρούμε ότι και ο πρέπει επίσης να προσεγγίζει ένα σταθερό πίνακα. Αυτός είναι ο μηδενικός πίνακας και άρα ο ικανοποιεί την αλγεβρική εξίσωση Riccati .Με αυτή την απλοποίηση δεν έχουμε πλέον παραγώγους και η εξίσωση αυτή είναι πλέον, πολύ εύκολο να λυθεί!

Κεφάλαιο 5ο

Μη Ομοιόμορφη (στο χρόνο) Ευστάθεια και Σταθεροποίηση για Γραμμικά Συστήματα και εφαρμογή στο Πρόβλημα Παρακολούθησης για Μη Ολονομικά Συστήματα σε Αλυσιδωτή Μορφή

Ο στόχος μας είναι να δώσουμε ικανές συνθήκες για σταθεροποίηση γενικού γραμμικού συστήματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αποτέλεσμα για να αποφανθούμε για την επιλυσιμότητα του προβλήματος παρακολούθησης για την ειδική κατηγορία μη ολονομικών συστημάτων σε αλυσιδωτή μορφή.

5.1 Μη Ολονομικά Συστήματα

5.1.1 Εισαγωγή

Τα μηχανικά συστήματα υπόκεινται σε περιορισμούς. Η έννοια των μη ολονομικών περιορισμών και των μη ολονομικών συστημάτων παρουσιάζονται στα ακόλουθα. Έστω ότι το μηχανικό σύστημα αποτελείται από  άτομα (και έστω οι συντεταγμένες θέσεις των ατόμων. Αν οι περιορισμοί εκφράζονται σαν συναρτήσεις των συντεταγμένων αυτών (και πιθανά και του χρόνου),στη μορφή   (1), τότε λέμε ότι οι περιορισμοί είναι ολονομικοί (Goldstein 1980). Ένα παράδειγμα τέτοιου συστήματος είναι 2 άτομα ενωμένα με μία συμπαγή ράβδο. Άλλο παράδειγμα είναι ένα άτομο περιορισμένο να κινείται σε μια δεδομένη επιφάνεια.

Περιορισμοί που δεν μπορούν να εκφραστούν σ’ αυτή τη μορφή ονομάζονται μη ολονομικοί. Οι μη ολονομικοί περιορισμοί μπορεί να δίνονται ως εξής:

(2)

Αυτοί οι κινηματικοί περιορισμοί λέμε ότι είναι περιοριστικοί. Μπορούν να ταξινομηθούν σε χρονομεταβλητούς και χρονοανεξάρτητους ανάλογα αν περιλαμβάνουν ή όχι ρητά το χρόνο. Οι περιορισμοί (2) είναι μη ολοκληρώσιμοι αν το αντίστοιχο σύστημα διαφορικών εξισώσεων δεν μπορεί να απλοποιηθεί στη μορφή (1). Ο συνήθης ορισμός της Ρομποτικής είναι ο ακόλουθος:

Το μηχανικό σύστημα με μη ολοκληρώσιμους κινηματικούς περιορισμούς ονομάζεται μη ολονομικό σύστημα.

Γενικά, μη ολοκληρώσιμοι διαφορικοί περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν και παραγώγους μεγαλύτερης τάξης.

Ένα σύστημα Ν-ατόμων, ελεύθερο περιορισμών έχει 3Ν ανεξάρτητες συντεταγμένες βαθμών ελευθερίας. Αν υπάρχουν ολονομικοί περιορισμοί εκφρασμένοι σε m εξισώσεις της μορφής (1), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εξισώσεις για να απαλείψουμε m από τις 3Ν συντεταγμένες, έχοντας ως αποτέλεσμα 3Ν-m γενικευμένες συντεταγμένες. Τότε, το σύστημα έχει 3Ν-m βαθμούς ελευθερίας.

Στην περίπτωση των μη ολονομικών περιορισμών, οι εξισώσεις που εκφράζουν τους περιορισμούς  δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απαλείψουμε κάποια από τις συντεταγμένες (Goldstein 1980).Για ένα μη ολονομικό σύστημα, το πλήθος των βαθμών ελευθερίας είναι μικρότερο από το πλήθος των ανεξάρτητων γενικευμένων  συντεταγμένων κατά το πλήθος των μη ολοκληρώσιμων κινηματικών περιορισμών (Neimark & Fufaev 1972), δηλαδή ,όπου  το πλήθος των ανεξάρτητων γενικευμένων συντεταγμένων, το πλήθος των μη ολονομικών περιορισμών, και οι βαθμοί ελευθερίας που αντιστοιχούν στο πλήθος των ανεξάρτητων ταχυτήτων.

Οι μη ολονομικοί περιορισμοί που απαντώνται στη μηχανική μπορούν συνήθως να εκφραστούν σε μια μορφή που είναι γραμμική ως προς τις γενικευμένες ταχύτητες

Αν τότε οι περιορισμοί λέγονται ομογενείς. Είναι ανεξάρτητοι από το χρόνο αν οι δεν περιέχουν ρητά το χρόνο.

Ένα απλό παράδειγμα μη ολονομικού συστήματος είναι ένας κάθετος δίσκος που κυλάει σε ένα οριζόντιο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει. Οι συντεταγμένες που περιγράφουν την κίνηση μπορούν να είναι η                            x-συντεταγμένη και η y-συντεταγμένη περιγράφοντας τη θέση, ο προσανατολισμός θ και η γωνία περιστροφής φ. Εξαιτίας της απαίτησης για μη ολίσθηση, το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου του δίσκου είναι ανάλογο του : ,όπου α η ακτίνα του δίσκου. Η φορά της ταχύτητας είναι κάθετη στον άξονα του δίσκου

Αυτές οι συνθήκες δίνουν τους ακόλουθους μη ολονομικούς περιορισμούς:

Αυτοί οι περιορισμοί δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ώστε να βρούμε έναν ολονομικό περιορισμό της μορφής .

Παραδείγματα μη ολονομικών συστημάτων στη μηχανική είναι κινούμενα με τροχούς robots και περιστρεφόμενα σώματα όπως διαστημόπλοια με χειριστή.

5.1.2 Μη Ολονομική Δυναμική

Τα Μη Ολονομικά συστήματα είναι (όχι τελείως αυστηρά μιλώντας),μηχανικά συστήματα με περιορισμούς στην ταχύτητα που δεν εξάγονται από τους περιορισμούς της θέσης. Τα συναντάμε, για παράδειγμα, σε μηχανικά συστήματα με επαφή κύλισης (πχ η κύλιση των τροχών χωρίς ολίσθηση) ή κάποιες περιπτώσεις με επαφή ολίσθησης (πχ τα πατίνια).Είναι μια αξιοσημείωτη γενίκευση των κλασικών Λαγκρανζιανών (Lagrangian) και Χαμιλτονιανών(Hamiltonian) συστημάτων  στα οποία έχουμε μόνο περιορισμούς για τη θέση.

Υπάρχουν κάποιες εντυπωσιακές διαφορές ανάμεσα στα μη ολονομικά και τα κλασικά Χαμιλτονιανά Λαγκρανζιανά  συστήματα. Ανάμεσα σε άλλα:

(-) τα μη ολονομικά είναι μη μεταβολικά –εξάγονται από την αρχή Lagrange-d’Alembert και όχι από την αρχή του Hamilton

(-) όσο η ενέργεια διατηρείται για μη ολονομικά συστήματα, η ορμή δεν διατηρείται πάντα για συστήματα με συμμετρία (σ’ αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει μη τετριμμένη δυναμική σχετιζόμενη με τη μη ολονομική γενίκευση του θεωρήματος της Noether,βλ.[7])

(-) τα μη ολονομικά συστήματα είναι σχεδόν-Poisson αλλά όχι Poisson (με άλλα λόγια, υπάρχει bracket το οποίο μαζί με την ενέργεια στο χώρο των φάσεων περιγράφει την κίνηση, αλλά το bracket γενικά δεν ικανοποιεί την ταυτότητα του Jacobi[7]) και

(-)σε αντίθεση με την Χαμιλτονιανή περίπτωση,το μέτρο δεν διατηρείται, κάτι που οδηγεί σε ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασυμπτωτικής ευστάθειας σε κάποιες περιπτώσεις παρά τη διατήρηση την ενέργειας.

Για αρκετό καιρό υπήρχε κάποια σύγχυση στη βιβλιογραφία σχετικά με το μεταβολικό χαρακτήρα των μη ολονομικών συστημάτων, γι αυτό για μια πιο πλήρη περιγραφή, θα κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του θέματος.

Ιστορική Αναδρομή

Ο όρος «μη ολονομικό σύστημα» προτάθηκε από τον Hertz (1894).Η πιο παλιά δημοσίευση που αναφέρεται στη δυναμική ενός κυλιόμενου στερεού σώματος είναι αυτή του Euler (1734),στην οποία μελετήθηκαν μικρές ταλαντώσεις ενός στερεού σώματος χωρίς ολίσθηση, σε ένα  οριζόντιο επίπεδο. Αργότερα, η δυναμική της κύλισης σε μια επιφάνεια μελετήθηκε από τους Routh (1860),Slesser(1861),Vienkandt(1892) και Walker (1896).H εξαγωγή των εξισώσεων της κίνησης στη μορφή των εξισώσεων Euler-Lagrange, διορθωμένη με κάποιους πρόσθετους όρους ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί (αλλά χωρίς πολλαπλασιαστές Lagrange), περιγράφηκε από τον Ferrers (1872) και η αυστηρή εξαγωγή τους σ’ αυτή τη μορφή δόθηκε από τον Voronetz (1901).Στην περίπτωση που κάποιες μεταβλητές της διάταξης είναι κυκλικές, τέτοιες εξισώσεις μελετήθηκαν και πήραν το όνομά τους από τον Chaplygin (1897).Αυτό το αποτέλεσμα ήταν που έδωσε την ιδέα για τη σύγχρονη τεχνική της μη ολονομικής απλοποίησης .Ο Chaplygin μάλιστα, ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε τη σημασία μιας αναλλοίωτης ποσότητας στη μη ολονομική δυναμική. Ένα από το πιο ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα ήταν η δημοσίευση του Korteweg (1899).Μέχρι τότε, υπήρχε σύγχυση στη βιβλιογραφία μεταξύ μη ολονομικών και μεταβολικών μηχανικών συστημάτων (ή «βακονομικών»,vaconomic) .Τα δεύτερα είναι κατάλληλα για προβλήματα βελτίστου ελέγχου. Ένας από τους στόχους της δημοσίευσης του Korteweg ήταν να ξεκαθαρίσει αυτή τη σύγχυση, και στη διαδικασία αυτή, έδειξε την ύπαρξη αριθμού λαθών στις ως τότε δημοσιεύσεις.(για εμβάθυνση και εκτενέστερη μελέτη αυτών των θεμάτων, παραπέμπουμε στο  [5]).

Τα κλασικά βιβλία της μηχανικής καθώς και τα σημερινά αντίστοιχά τους, αναφέρονται με λεπτομέρεια στη γεωμετρία των Χαμιλτονιανών και Λαγκρανζιανών συστημάτων. Αντιθέτως, δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα εκτεταμένη αναφορά στη γεωμετρία των μη ολονομικών συστημάτων. Η γεωμετρία και η απλοποίηση αυτών των συστημάτων, μελετάται στο πρόσφατο βιβλίο του Bloch (2003) ,στο οποίο γίνεται μια εκτενής έρευνα αυτών μαζί με μια εξέταση της φυσικής σύνδεσης με τη Θεωρία Ελέγχου.

5.2 Αναφορά σε προηγούμενες εργασίες

Το πρόβλημα παρακολούθησης και της σταθεροποίησης με ανάδραση για μη ολονομικά συστήματα έχει αντιμετωπιστεί σε πολλές σχετικά πρόσφατες εργασίες : Pomet 1992 ([28]), Sordalen and Egeland 1995 ([33]), Jiang and Nijmeijer 1997 a, b ([10],[11]), Morin and Samson 1997, 1999 a, b, 2000([23]-[26]), Jiang et al. 1998,([9])  Jiang and Nijmeijer 1999([12]),  Lefeber et al. 1999([19]), Morin et al.1999([22]), Jiang 2000([8]), Loria et al. 2001([20]), Panteley et al.2001([27]), Sarychev 2001([29]), Sun et al. 2001([35]), Karafyllis and Tsinias 2003a ([14]). Θα παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως κάποια από τα αποτελέσματα και τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν. Πρώτος ο Brockett το 1983 έδωσε ικανές συνθήκες για σταθεροποίηση με ανάδραση και συνέδεσε την έννοια της ελεγξιμότητας με αυτή της σταθεροποίησης. Συνέπεια του αποτελέσματος του, έδωσε ένα (αρνητικό) κριτήριο που δίνει συνθήκες  μη ύπαρξης στατικής ή δυναμικής ανάδρασης που σταθεροποιεί το σύστημα. Η αδυναμία σταθεροποίησης με ανάδραση κατάστασης παρατηρήθηκε σε πολλές περιπτώσεις στην περιοχή των μηχανικών συστημάτων με μη ολονομικούς περιορισμούς. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα ο C.Samson το 1990 δοκίμασε (με επιτυχία) χρονομεταβλητούς νόμους ελέγχου για τη σταθεροποίηση κάποιων μη ολονομικών robot, αποτέλεσμα που κατέδειξε τη δύναμη αυτής της κλάσης ελέγχων. Ακολούθησαν σύντομα, αποτελέσματα για μη γραμμικά συστήματα όπου χρησιμοποιήθηκαν έννοιες και αποτελέσματα από τη θεωρία των Αλγεβρών Lie (για μια εισαγωγή στην ελεγξιμότητα μη γραμμικών συστημάτων με εκτεταμένη χρήση Αλγεβρών Lie, βλ.[32]).Πιο συγκεκριμένα ο J.M.Coron to 1991, έδειξε τη δυνατότητα σταθεροποίησης με περιοδικό χρονομεταβλητό έλεγχο αν η Άλγεβρα Lie του συστήματος είχε βαθμό ίδιο με του συστήματος. Ο Pomet, το 1992 βελτίωσε το αποτέλεσμα αυτό με μια κατασκευαστική προσέγγιση και χρήση της θεωρίας Lyapunov και την αρχή του αναλλοιώτου του LaSalle, και έδωσε σαν αποτέλεσμα συγκεκριμένες οικογένειες σταθεροποιητικών ελέγχων. Το 1995, o Sordalen ,στη διδακτορική του διατριβή, και ο επιβλέπων του, Egeland, έδωσαν νέα αποτελέσματα για τον έλεγχο με ανάδραση για μη ολονομικά συστήματα και συγκεκριμένα για μη ολονομικά κινούμενα robot και μάλιστα πέτυχαν να δείξουν ότι εκθετική σταθεροποίηση είναι εφικτή. Το 1997, σε δύο κοινές εργασίες τους οι Jiang και Nijmeijer ακολούθησαν μεθοδολογίες backstepping για να λύσουν το πρόβλημα παρακολούθησης για μη ολονομικά συστήματα σε αλυσιδωτή μορφή αρχικά και στη συνέχεια το εξειδίκευσαν σε κινούμενα robot. Σε μια σειρά από εργασίες τους που ξεκίνησαν την ίδια χρονιά, οι   Morin και Samson ασχολήθηκαν με τη χρονομεταβλητή εκθετική σταθεροποίηση και με χρήση backstepping συνεχίζοντας τις προηγούμενες έρευνες. Μάλιστα το 1999 σε δύο εργασίες τους, ασχολήθηκαν και με την εύρωστη σχεδίαση για γενικευμένα συστήματα με απροσδιοριστία σε κάποιες παραμέτρους. Την ίδια εποχή οι Jiang και Nijmeijer ασχολήθηκαν πιο ειδικά με τα μη ολονομικά σε αλυσιδωτή μορφή και ιδιαίτερα με το πρόβλημα της παρακολούθησης (με πολύ πρακτικά αποτελέσματα), προτείνοντας μάλιστα μια αναδρομική τεχνική σχεδίασης, σαν  επέκταση της ως τότε δημοφιλούς τεχνικής ολοκληρωτικού backstepping, δίνοντας συνθήκες κάτω από τις οποίες επιλύεται το ημικαθολικό πρόβλημα παρακολούθησης και το καθολικό πρόβλημα παρακολούθησης τροχιάς πάλι για μη ολονομικά σε αλυσιδωτή μορφή καθώς επίσης και κάποια αποτελέσματα για τοπική εκθετική παρακολούθηση και πρακτικές εφαρμογές. Επίσης, οι Lefeber,Robertsson και Nijmeijer, δημοσίευσαν τον ίδιο καιρό μελέτη για το πρόβλημα παρακολούθησης (πάντα για μη ολονομικά σε αλυσιδωτή μορφή) με χρήση ανάδρασης εξόδου, συνδυάζοντας ένα χρονομεταβλητό ελεγκτή κατάστασης με έναν παρατηρητή για το σύστημα σε αλυσιδωτή μορφή. Το σύστημα κλειστού βρόχου που προέκυψε ήταν ολικά К-εκθετικά ευσταθές (βλ.[18],definition 4.2).Oι Loria,Panteley και Melhem εργαζόμενοι για προσαρμοστικό έλεγχο, έδωσαν ένα ακόμα θεώρημα για ομοιόμορφη ολική ασυμπτωτική ευστάθεια μη-ολονομικών σε αλυσιδωτή μορφή και επιπλέον επεκτείνουν προηγούμενα αποτελέσματα για μη ολονομικούς ολοκληρωτές για την περίπτωση συστημάτων με n>3 καταστάσεων χρησιμοποιώντας λείους, χρονομεταβλητούς συνεχούς  διέγερσης ελεγκτές ([20]),αποτέλεσμα που βελτιώνουν τον ίδιο χρόνο με χαλαρότερες υποθέσεις. Ακολουθεί ο Sarychev (2001) που σε αντίθεση με τις επικρατούσες αναλυτικές τεχνικές, χρησιμοποιεί ιδέες από Άλγεβρα και άλγεβρες Lie για να μελετήσει την ευστάθεια τέτοιων συστημάτων. Στη συνέχεια οι Sun,Ge,Huo και Lee κάνουν μια δημοσίευση στην οποία μελετάται το πρόβλημα της σταθεροποίησης μη ολονομικών σε αλυσιδωτή μορφή μέσα στο πλαίσιο της μη κανονικής γραμμικοποίησης με ανάδραση: πρώτα, ορίζουν τη μη λεία εκδοχή της μη κανονικής γραμμικοποίησης και στη συνέχεια αποδεικνύουν  ότι η αλυσιδωτή μορφή είναι γραμμικοποιήσιμη μέσω μη κανονικής ανάδρασης, επιτρέποντας έτσι τη χρήση τεχνικών από τη Θεωρία Γραμμικών Συστημάτων για τη σχεδίαση του ελεγκτή ανάδρασης. Οι ασυνεχείς νόμοι ελέγχου που προκύπτουν, εγγυώνται εκθετική σύγκλιση για το σύστημα κλειστού βρόχου. Το 2003 οι Karafyllis και Tsinias –γενικεύοντας τη backstepping μεθοδολογία που πρότεινε ο Tsinias στο [37] – δίνουν ικανές συνθήκες για την ύπαρξη χρονομεταβλητών σταθεροποιητών ανάδρασης -που επιδεικνύουν μη ομοιόμορφη σύγκλιση για τα σημεία ισορροπίας- για συστήματα με άγνωστες χρονομεταβαλλόμενες παραμέτρους. Αυτά τα αποτελέσματα τα χρησιμοποιούν για την εύρεση ικανών συνθηκών για την επιλυσιμότητα του προβλήματος παρακολούθησης για μη ολονομικά σε αλυσιδωτή μορφή συστήματα. Συνέχεια και βελτίωση αυτής της εργασίας, είναι η δημοσίευση πάνω στην οποία έχει βασιστεί η παρούσα διπλωματική εργασία. Σ’ αυτή, όπως θα δούμε, αν και δεν ενδιαφερόμαστε για συστήματα με άγνωστες παραμέτρους, δίνονται ικανές συνθήκες  για την επιλυσιμότητα του προβλήματος παρακολούθησης με τελείως χαλαρές υποθέσεις για τη μορφή του ελέγχου. Η διαδικασία περιλαμβάνει αξιοποίηση, γενίκευση και επέκταση αποτελεσμάτων της Θεωρίας Γραμμικών Συστημάτων και Βελτίστου Ελέγχου και κάνει ουσιαστική χρήση θεωρημάτων για γραμμικά συστήματα, που συνδέουν την ελεγξιμότητα με τη σταθεροποίηση, καθώς και τη θεωρία βελτιστοποίησης μέσω της εξίσωσης Riccati,ιδέα που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ένα αρκετά εφαρμόσιμο αποτέλεσμα έχοντας περιγράψει αρκετά καλά τη μορφή τέτοιων πιθανών ελέγχων. Μάλιστα -αν και πρωθύστερο, μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση μεταξύ αυτής της εργασίας και κάποιων προηγούμενων, αυτή τη φορά αναφορικά με τις υποθέσεις κάτω από τις οποίες λύνεται το πρόβλημα κάθε φορά, καταλήγοντας τελικά στις πολύ χαλαρές υποθέσεις της εξεταζόμενης εργασίας:

Στην εργασία του, ο Jiang (2000,θεώρημα 1) λειτουργεί με την υπόθεση ότι η τροχιά αναφοράς  και οι απεικονίσεις   είναι φραγμένες πάνω στο  και η δεν συγκλίνει στο μηδέν για . Μάλιστα αυτή η ίδια η εργασία έχει γενικεύσει προηγούμενα αποτελέσματα των εργασιών των Jiang και Nijmeijer ([10],[11],[12]) και των Jiang, Lefeber και Nijmeijer [9]. Στη δημοσίευση  των Καραφύλλη και Τσινιά [14],γίνεται η υπόθεση ότι η απεικόνιση είναι ,ενώ η  και ότι υπάρχουν σταθερές  τέτοιες ώστε για να ισχύουν τα παρακάτω:

(Α)

Να σημειώσουμε ότι με αυτές τις υποθέσεις, στην εν λόγω εργασία αποδεικνύεται η επιλυσιμότητα του προβλήματος παρακολούθησης για μια ευρύτερη κλάση μη ολονομικών συστημάτων που περιλαμβάνουν και την περίπτωση αυτής της εργασίας (συστήματα και με άγνωστες χρονομεταβαλλόμενες παραμέτρους).

Τέλος, στην εργασία των Lefeber,Robertsson, Nijmeijer [19] γίνεται η υπόθεση ότι η απεικόνιση  είναι  (συνεχής), η τροχιά αναφοράς  είναι φραγμένη πάνω στο  και ότι υπάρχουν σταθερές  τέτοιες ώστε για να ισχύει η ακόλουθη ανισότητα πινάκων:

, όπου . Αυτό, όπως θα δείξουμε αργότερα, είναι ισοδύναμο με το ότι το σύστημα της Πρότασης 5.4.1 της παρούσας εργασίας είναι ομοιόμορφα ελέγξιμο, δηλαδή η Gramian  ελεγξιμότητάς του ικανοποιεί ,για ορισμένες σταθερές . Θα γίνει φανερό ότι η Πρόταση 5.4.1 αυτής της εργασίας γενικεύει τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων εργασιών καθώς βασίζεται σε ασθενέστερες υποθέσεις.

Θα δώσουμε τώρα ένα παράδειγμα (το οποίο θα ολοκληρωθεί αφού διατυπώσουμε και αποδείξουμε την Πρόταση 5.4.1) για το οποίο οι προηγούμενες εργασίες αδυνατούν να απαντήσουν.

Έστω σύστημα της μορφής

,

και η τροχιά αναφοράς του

,που αντιστοιχεί στις εισόδους ελέγχου αναφοράς .

Πράγματι, το θεώρημα 1 του Jiang [8]  δεν μπορεί να εφαρμοστεί αφού  και η συνιστώσα της τροχιάς αναφοράς όπως και η δεν είναι φραγμένες στο.

Το αποτέλεσμα των Καραφύλλη και Τσινιά [14] δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί η πρώτη και η τελευταία υπόθεση στην (Α) προφανώς δεν ισχύουν.

Όμως ούτε το αποτέλεσμα των Lefeber,Robertsson, Nijmeijer [19] μπορεί να εφαρμοστεί γιατί η συνιστώσα  δεν είναι φραγμένη στο και επιπλέον παρατηρούμε ότι για  έχουμε ,(η ορίστηκε νωρίτερα).Όμως η παραπάνω ανισότητα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει σταθερά  τέτοια ώστε να ισχύει η .Θα δείξουμε παρακάτω πώς αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με εφαρμογή της Πρότασης 5.4.1.

Η πορεία που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής:

1) Θα δείξουμε (Πρόταση 5.3.2) ότι αν το  είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές, μη ομοιόμορφα στο χρόνο, για το γραμμικό χρονομεταβλητό σύστημα   (5.3.2),τότε αυτό δέχεται μια τετραγωνική χρονομεταβλητή συνάρτηση Lyapunov  (Lyapunov χαρακτηρισμός της ευστάθειας).

2) Στη συνέχεια (Προτάσεις 5.3.3,5.3.4) δείχνουμε ότι αν το (5.3.1) είναι ελέγξιμο, τότε είναι ασυμπτωτικά σταθεροποιήσιμο με αυθαίρετα γρήγορο ρυθμό σύγκλισης στο,με τη χρήση ενός γραμμικού χρονομεταβλητού ελεγκτή (ο οποίος προκύπτει σαν λύση ενός προβλήματος Βελτίστου Ελέγχου) και το  του προκύπτοντος συστήματος κλειστού βρόχου είναι μη ομοιόμορφα Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές.

3) Εξειδικεύουμε μετά τα παραπάνω αποτελέσματα για το σύστημα σε αλυσιδωτή μορφή και δίνουμε ικανές συνθήκες για το πρόβλημα παρακολούθησης, το οποίο είναι προφανές ότι μπορεί να αναχθεί σε πρόβλημα σταθεροποίησης.

Στα επόμενα θα χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω γνωστές ιδιότητες της θεμελιώδους μήτρας, τις οποίες έχουμε ξαναδώσει αλλά δίνονται για λόγους γρήγορης αναφοράς:

(Ι)

(ΙΙ)

(ΙΙΙ)

(ΙV)

Σημείωση: Όπου χρησιμοποιείται στα παρακάτω, ο συμβολισμός δηλώνει την κλάση των μετρήσιμων και αρκούντως τοπικά φραγμένων συναρτήσεων  (φραγμένες σε κάθε συμπαγές υποσύνολο του ).

5.3 Σταθεροποίηση και Ελεγξιμότητα για Γραμμικά Χρονομεταβλητά Συστήματα

Έστω το γενικό γραμμικό σύστημα

,

με  πίνακες  και διάστασης αντίστοιχα και η ειδική περίπτωση

Σ’ αυτή την ενότητα θα δώσουμε ένα Lyapunov χαρακτηρισμό της Ολικής Ασυμπτωτικής Ευστάθειας για τη μια ομοιόμορφη στο χρόνο περίπτωση του συστήματος  και θα αποδείξουμε ότι το   είναι ελέγξιμο, αν και μόνο αν είναι σταθεροποιήσιμο μέσω μιας γραμμικής ,χρονομεταβλητής ανάδρασης ώστε οι τροχιές του συστήματος κλειστού βρόχου να προσεγγίζουν το μηδέν με αυθαίρετα γρήγορο ρυθμό σύγκλισης. Όμως, αυτό το είδος της Ολικής Ασυμπτωτικής Ευστάθειας είναι γενικά μη ομοιόμορφο με αναφορά στις αρχικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν γενικεύσεις γνωστών προτάσεων της Γραμμικής Θεωρίας Συστημάτων (Kalman 1960, Kailath 1980, Anderson and Moore 1990, Rugh 1996, Sontag 1998).

Δίνουμε τώρα τους ορισμούς  της Ολικής Ασυμπτωτικής Ευστάθειας και της Ελεγξιμότητας που υιοθετήθηκαν στην εργασία

Ορισμός 5.3.1: Θεωρούμε το σύστημα της μορφής  (5.3.3) όπου η  είναι μετρήσιμη ως προς το χρόνο, τοπικά Lipschitz ως προς , με  και ας ορίσουμε με τη λύση του, τη χρονική στιγμή ,που ξεκίνησε από το  τη χρονική στιγμή .Λέμε ότι το  είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το (5.3.3) αν :

Ι.  η αντίστοιχη λύση υπάρχει

II.  ισχύει ότι  και υπάρχει  τέτοιο ώστε

(Ευστάθεια)

III. , υπάρχει   τέτοιο ώστε

[Ελκτικότητα (αγγλ.όρος Αttractivity) ]

Ορισμός 5.3.2: Θεωρούμε το σύστημα της μορφής   (5.3.4)

όπου η  είναι μετρήσιμη ως προς το χρόνο, τοπικά Lipschitz ως προς , και ας ορίσουμε με τη λύση του τη χρονική στιγμή  που αντιστοιχεί  στην είσοδο ,που ξεκίνησε από το  τη χρονική στιγμή .

Το σύστημα (5.3.4) είναι ελέγξιμο, αν ,υπάρχει μια χρονική στιγμή ,τέτοιο ώστε για κάθε ζευγάρι  να ισχύει  για κάποιο .

Ισοδύναμα, το (5.3.4) είναι ελέγξιμο αν ,,τέτοιο ώστε το (5.3.4) είναι ολικά ελέγξιμο  στο διάστημα

Σημείωση: Ένα σύστημα Σ λέγεται ολικά ελέγξιμο στο διάστημα αν για κάθε ισχύει ότι (χρησιμοποιούμε το συμβολισμό  για να δείξουμε ότι μπορούμε να πάμε στην  κατάστασηξεκινώντας από την) ([32],σελ.94,96)

Υπενθυμίζουμε τώρα το γνωστό θεώρημα από τη Θεωρία Γραμμικών Συστημάτων (πχ Θεώρημα 5,[32], σελ.109)

Πρόταση 5.3.1: Το σύστημα (5.3.1) είναι ελέγξιμο αν και μόνο αν για κάθε ,

υπάρχει χρόνος  ώστε η Gramian

ελεγξιμότητας του (5.3.1)

να είναι θετικά ορισμένη για κάθε  , δηλαδή

Απόδειξη:  (i) Θα δείξουμε πρώτα ότι αν η   ()είναι θετικά ορισμένη, τότε το (1) είναι ελέγξιμο.

Όμως, η απόκριση σε χρόνο  είναι   (Α)

Ισχυριζόμαστε ότι η είσοδος   (Β) θα μεταφέρει το  (για ) στο    (για ). Πράγματι, με αντικατάσταση της (Β) στην (Α)  προκύπτει

=

Άρα το (5.3.1) είναι ελέγξιμο στο  .

- Θα δείξουμε και το αντίστροφο με απαγωγή σε άτοπο. Θα υποθέσουμε το σύστημα ελέγξιμο αλλά την Gramian θετικά ημιορισμένη (ή ομαλή ), .Τότε, υπάρχει (μη μηδενικό) σταθερό

διάνυσμα  τέτοιο ώστε

που συνεπάγεται  ή ,

Αν το σύστημα είναι ελέγξιμο, υπάρχει είσοδος τέτοια που να μεταφέρει την αρχική κατάσταση

στο , στο .Τότε η (Α) :   Πολλαπλασιάζοντας αριστερά με  έχουμε   άτοπο, γιατί έχουμε υποθέσει ότι το είναι μη μηδενικό και το ζητούμενο έχει αποδειχθεί.

Ευθύς αμέσως αποδεικνύουμε ένα Λήμμα που αργότερα θα χρησιμοποιηθεί στην απόδειξη μας για ισοδυναμία ελεγξιμότητας και δυνατότητα να σταθεροποιηθεί το (5.3.1) με ανάδραση. Η απόδειξη του είναι άμεση συνέπεια της προηγούμενης πρότασης.

Λήμμα 5.3.1: Το σύστημα (5.3.1) είναι ελέγξιμο αν και μόνο αν υπάρχουν μη

φθίνουσες  συναρτήσεις   τέτοιες ώστε

. (5.3.5)

Απόδειξη:  Η Πρόταση 5.3.1 βεβαιώνει ότι ,υπάρχει μια σταθερά  τέτοια ώστε  .Η συνέχεια της   συνεπάγεται ότι ,όπου  μια γειτονιά του .Φαίνεται

ότι για κάθε συμπαγές διάστημα  υπάρχει σταθερά ώστε . Εφαρμόζοντας αυτή την ιδιότητα μπορούμε να βρούμε τμηματικά συνεχή συνάρτηση  τέτοια ώστε . Παραδείγματος χάρη η Το αριστερό μέλος της (5.3.5) προκύπτει κατασκευάζοντας  μια μη φθίνουσα συνάρτηση  με  και από το γεγονός ότι .Η ύπαρξη μιας μη φθίνουσας συνάρτησης  ώστε να ισχύει και το δεξί μέλος είναι προφανής (διότι αν πάρω πχ  και  αφού  )

Σχόλιo: Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η χρησιμότητα του Λήμματος έγκειται στο ότι μας δίνει ένα φράγμα για τη Gramian, κάτι που (i) θα χρησιμοποιήσουμε για τον προσδιορισμό και του πίνακα Q που εισέρχεται στην εξίσωση Riccati (γιατί πρέπει να πληροί κάποιες ανισοτικές προϋποθέσεις και (ii) μας διευκολύνει στις πράξεις γιατί δεν έχουμε να δουλέψουμε με το (δύσκολο) ολοκλήρωμα που δίνει τη Gramian . Τέλος (iii) να παρατηρήσουμε ότι μας δίνει ένα ποσοτικό χαρακτηρισμό (κι όχι Boolean: ναι ή όχι) της ελεγξιμότητας.

-όπως φάνηκε και στην απόδειξη, λόγω της κατασκευής του απαιτείται να είναι γιατί δεν έχουμε περιθώριο για άπειρα άλματα.

Θα δώσουμε τώρα ένα Lyapunov χαρακτηρισμό της Ολικής Ασυμπτωτικής Ευστάθειας για το σύστημα (5.3.2)

Πρόταση 5.3.2: Τα επόμενα είναι ισοδύναμα

- Tο  είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το (5.3.2)

- Υπάρχει μια  συνάρτηση  με  (5.3.6) και μια μη φθίνουσα  συνάρτηση

τέτοιες ώστε αν  είναι η λύση του (5.3.2) με  ισχύει  , (5.3.7)

- Υπάρχει ένας θετικά ορισμένος  πίνακας  ώστε

και

όπου  είναι οποιαδήποτε συνάρτηση που ικανοποιεί τις (5.3.6) και (5.3.7) και ο  ο μοναδιαίος   πίνακας διάστασης .

Πριν δώσουμε την απόδειξη σε αυτή την Πρόταση, να κάνουμε μερικά σχόλια:

-η ελευθερία στην επιλογή της είναι αυτή ακριβώς που δίνει το χαρακτηρισμό «αυθαίρετα γρήγορα» για τη σύγκλιση

-η συνθήκη μας εξασφαλίζει τη σύγκλιση ()

-ο όρος (η εξάρτηση μόνο από το ) είναι που κάνει τη σύγκλιση μη ομοιόμορφη

-παρατηρούμε την ομοιότητα της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης πινάκων με τη διαφορική εξίσωση Riccati

Απόδειξη:  Έστω ότι το  είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το (5.3.2).Τότε, ο θεμελιώδης πίνακας λύσεων του (5.3.2)  ικανοποιεί (αφού οι λύσεις συγκλίνουν στο ) κι έτσι μπορούμε να ορίσουμε  (5.3.8) Προφανώς η  είναι μια   μη αύξουσα συνάρτηση και ικανοποιεί .Συνεπώς, υπάρχει μια ,αυστηρά φθίνουσα, θετική συνάρτηση,με (κυριαρχεί στην ),  (αυστηρά φθίνουσα)

έτσι ώστε . Έστω  (5.3.9) .Η αφού(ορισμός) και   .Προφανώς η  είναι  και ικανοποιεί την (5.3.6) (γιατίάρα ) .

Όμως  (από ορισμό ) και από (5.3.9) .Οπότε από αυτές τις δύο προκύπτει ότι  .

Αλλά από την ιδιότητα (ΙV) της θεμελιώδους μήτρας έχουμε:

άρα (Α1)

Επίσης από την ιδιότητα (ΙΙΙ) έχουμε:  (Α2)

Από τις (Α1) και (Α2) προκύπτει ότι

,

όπου και η (5.3.7) είναι άμεση συνέπεια .

Όπως δείξαμε πιο πάνω η (5.3.7) είναι ισοδύναμη με .

Πολλαπλασιάζοντας με  και αντιστρέφοντας (με χρήση της ιδιότητας ) της θεμελιώδους μήτρας, προκύπτει

(5.3.10)

Ας ορίσουμε  Από τον ορισμό αυτό, τη (5.3.10) και την ιδιότητα (ΙV) της θεμελιώδους μήτρας, προκύπτει ότι ο είναι ,θετικά ορισμένος πίνακας ο οποίος ικανοποιεί τις ζητούμενες ιδιότητες. Πράγματι,  και

Σχόλιο: Παρατηρούμε ότι .Όμως αφού ισχύει για κάθε τέτοιο m, και λόγω της ελευθερίας για τη συνάρτηση ,μπορούμε να πάρουμε αντί για ,.Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε πάντα να έχουμε συντελεστή 2,γεγονός που θα φανεί χρήσιμο αμέσως παρακάτω.

Θεωρούμε τη συνάρτηση ,όπου  πίνακας με τις παραπάνω ιδιότητες. Η παράγωγος τηςκατά μήκος των τροχιών του (2) είναι

Άρα η λύση  του (5.3.2) που ξεκίνησε από το τη χρονική στιγμή  ικανοποιεί (ολοκληρώνοντας)

και επειδή   προκύπτει , το οποίο με τις ιδιότητες του  αποδεικνύει ότι το  είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το (5.3.2) και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

Σχόλια:  -εκθετική σύγκλιση

-από την κατασκευή της, βλέπουμε ότι η είναι θετική και μη φθίνουσα

Η επόμενη Πρόταση εγκαθιστά ισοδυναμία μεταξύ ελεγξιμότητας και μη ομοιόμορφης στο χρόνο σταθεροποίησης για τη γραμμική περίπτωση (5.3.1).

Παρατήρηση: Η Πρόταση 5.3.3 καθώς και η αντίστοιχη μεθοδολογία σταθεροποίησης, θα  γενικεύσει  το γνωστό αποτέλεσμα από τη Θεωρία Γραμμικών Συστημάτων Ελέγχου (πχ Rugh 1996) το οποίο βεβαιώνει ότι το (5.3.1) είναι ολικά εκθετικά σταθεροποιήσιμο με αυθαίρετα  γρήγορο ρυθμό σύγκλισης με την υπόθεση της ομοιόμορφης ελεγξιμότητας, για κάποιες θετικές σταθερές  (μάλιστα με ,όπως θα δούμε οι (ii) (a,b,c) της Πρότασης 5.3.3) ταυτίζονται με του Rugh). Επιπλέον, η λύση του αντίστοιχου συστήματος κλειστού βρόχου ικανοποιεί   (και σταθερό  όπως παραπάνω) και για συγκεκριμένη θετική σταθερά Κ.

Πρόταση 5.3.3: Τα επόμενα είναι ισοδύναμα

(i)Το σύστημα (5.3.1) είναι ελέγξιμο

(ii)Για κάθε  συνάρτηση  με ,υπάρχει μια  συνάρτηση , ώστε το  να είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το (5.3.1) με

(a), όπου   (b),

( c ) για κάποιες  μη φθίνουσες  συναρτήσεις (ανεξάρτητες από την επιλογή της  ) για τις οποίες η (5.3.5) ικανοποιείται .Συγκεκριμένα, η λύση του συστήματος κλειστού βρόχου (5.3.1) ικανοποιεί

(5.3.11)

Απόδειξη: Έστω  μη-φθίνουσες  συναρτήσεις για τις οποίες η (5.3.5) ικανοποιείται, η ύπαρξη των οποίων διασφαλίζεται από το Λήμμα 5.3.1. Επειδή ,για κάθε συγκεκριμένο , η όπως ορίστηκε πιο πάνω είναι φθίνουσα (,άρα είναι )  και μάλιστα ικανοποιεί   (γιατί ).

Οπότε από (5.3.5) και τους ορισμούς των  συνεπάγεται άμεσα ότι

Επιπλέον, από την ιδιότητα (II) της θεμελιώδους μήτρας, έχουμε

Ορίζουμε   η οποία προφανώς ικανοποιεί  και επιπλέον (από τον ορισμό της ,τον προηγούμενο υπολογισμό για την και το γεγονός ότι η  είναι μη φθίνουσα) προκύπτει ότι

Από την τελευταία, την ιδιότητα , και την Πρόταση 5.3.2 (συγκεκριμένα το )  προκύπτει ότι όντως για το σύστημα κλειστού βρόχου (5.3.1) με   ισχύει το πρώτο μέρος του ζητούμενου.

Θα χρησιμοποιήσουμε τη γνωστή ιδιότητα  (5.3.12)

Έστω  κι έστω μια  απεικόνιση τέτοια ώστε η λύση  του συστήματος κλειστού βρόχου (5.3.1),με  ,να ικανοποιεί την (5.3.11) για κάποια . Ας υποθέσουμε (για να φτάσουμε σε άτοπο) ότι το σύστημα (5.3.1) δεν είναι ελέγξιμο. Τότε από την Πρόταση 1, θα υπάρχει ώστε  για κάποιο μη-μηδενικό διάνυσμα .Από την προηγούμενη προκύπτει   Εφαρμόζοντας την (5.3.11),προκύπτει ότι

.Με  η προηγούμενη παίρνουμε

και αυτή με τη (5.3.12) και την

προκύπτει   ,άτοπο (αφού είναι μη φραγμένη) και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

Σχόλιο:Με τον παραπάνω έλεγχο το σύστημα μας είναι της μορφής (5.3.2) .

Όμως έχουμε δείξει νωρίτερα ότι αν υπάρχει που να ικανοποιεί   και              ,τότε το  είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το (5.3.2). Και αυτό συμβαίνει όταν το σύστημα είναι ελέγξιμο (υπό τον χαρακτηρισμό του Λήμματος 5.3.1).

Η επόμενη πρόταση «παρέχει» ένα γραμμικό ελεγκτή ανάδρασης, ο οποίος επιτυγχάνει ολική ασυμπτωτική σταθεροποίηση για το (5.3.1) και ταυτόχρονα είναι λύση ενός προβλήματος Βελτίστου Ελέγχου (πρόβλημα άπειρου ορίζοντα). Η σχεδίαση της ανάδρασης βασίζεται στη επιλυσιμότητα μιας χρονομεταβλητής διαφορικής εξίσωσης Riccati και αποτελεί γενίκευση κλασικών μεθόδων Βελτίστου Ελέγχου (πχ βλ. Kalman 1960, Kailath 1980, Anderson και Moore 1990,Amato et al. 1996).Το μειονέκτημα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούμε στην απόδειξη της παρακάτω Πρότασης είναι ότι η κατασκευή του σταθεροποιητή ανάδρασης ανάγεται ουσιαστικά στο δύσκολο πρόβλημα της εύρεσης της λύσης μιας χρονομεταβλητής διαφορικής εξίσωσης Riccati αλλά, όπως θα δούμε , το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι το αποτέλεσμα ύπαρξης (συγκρινόμενο με αυτό της προσέγγισης για την Πρόταση 5.3.3) είναι ότι ο έλεγχος είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμο (ειδικά, για αυθαίρετο θετικά ορισμένο  θα δούμε ότι ο αντίστοιχος σταθεροποιητής   ικανοποιεί   )

Θα διατυπώσουμε και θα αποδείξουμε την επόμενη Πρόταση

Πρόταση 4: Υποθέτουμε ότι το (5.3.1) είναι ελέγξιμο. Έστω  κάποια  συνάρτηση με  και έστω το πρόβλημα απείρου ορίζοντα με  (5.3.13) ,όπου η λύση του (5.3.1) που αντιστοιχεί στην είσοδο  που ξεκίνησε από το τη χρονική στιγμή ,το   είναι ένας  θετικά ορισμένος πίνακας και  ένας θετικά ημιορισμένος πίνακας που για κάθε ικανοποιεί  (5.3.14)

Τότε, υπάρχει μια  συνάρτηση και μια  απεικόνιση  τέτοια ώστε :

- το είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το σύστημα (5.3.1) με  και μάλιστα η λύση του να ικανοποιεί την (5.3.11)

- ο έλεγχος  (όπου  η λύση του συστήματος κλειστού βρόχου (5.3.1) με

που ξεκίνησε από το τη χρονική στιγμή )    ελαχιστοποιεί το κόστος που δίνεται   από τη (5.3.13).

Σχόλιο: Το όλο πρόβλημα ανάγεται ουσιαστικά στην εύρεση κατάλληλου πίνακα . Η παραπάνω μορφή, εκτός από το θεωρητικό της ενδιαφέρον (με την έννοια ότι συμβάλει στην απόδειξη), έχει και υπολογιστικό ενδιαφέρον δίνοντας ουσιαστική βοήθεια για την εύρεση τέτοιου πίνακα, άρα και (λύνοντας τη Riccati) και για την εύρεση του αντίστοιχου πίνακα,άρα και του βέλτιστου ελέγχου που ελαχιστοποιεί το κόστος.

Απόδειξη: Η απόδειξη βασίζεται σε ένα γνωστό θεώρημα Βελτίστου Ελέγχου (πχ βλ. Kalman 1960, Anderson and Moore 1990) το οποίο βεβαιώνει ότι, με την υπόθεση της ελεγξιμότητας για το (1),για οποιοδήποτε ζευγάρι πινάκων  (, θετικά ημιορισμένοι) το πρόβλημα ελαχιστοποίησης που δίνεται από τη (5.3.13) είναι επιλύσιμο, δηλαδή  υπάρχει ώστε .Συγκεκριμένα, υπάρχει ένας  θετικά ημιορισμένος  που ικανοποιεί την εξίσωση Riccati  με τις ιδιότητες:

1.

2.

Προκύπτει ότι ο ελεγκτής , ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση κόστους  .

Θα δείξουμε τώρα ότι το είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το σύστημα (5.3.1) με τον παραπάνω ελεγκτή και μάλιστα ότι η λύση του  ικανοποιεί την (5.3.11).

Έστω .Από αυτήν και τη (5.3.14) προκύπτει ότι ισχύει

Έστω η βέλτιστη λύση του συστήματος κλειστού βρόχου (5.3.1) με τον παραπάνω ελεγκτή. Από την ιδιότητα 1 και τους αμέσως προηγούμενους υπολογισμούς έχουμε

και άρα η τροχιά  (του κλειστού συστήματος (5.3.1) με τον έλεγχο  που ξεκίνησε από το τη χρονική στιγμή ) ικανοποιεί (άμεσο)

η οποία είναι ουσιαστικά η (5.3.11) με  και η απόδειξη ολοκληρώθηκε.

5.4 Εφαρμογή στο πρόβλημα Παρακολούθησης

Σ’ αυτό το μέρος θα χρησιμοποιήσουμε τα προηγούμενα αποτελέσματα για να δώσουμε ικανές συνθήκες για την επιλυσιμότητα του προβλήματος παρακολούθησης (tracking problem) μέσω γραμμικού ελεγκτή για μη ολονομικά συστήματα σε αλυσιδωτή μορφή:

,

(5.4.1)

τα οποία αποτελούν γενικεύσεις προηγούμενων εργασιών και βασίζονται σε εξαιρετικά απλές υποθέσεις για τις τροχιές αναφοράς του (5.4.1).

Διατύπωση προβλήματος:

Έστω η τροχιά αναφοράς (reference trajectory) του (5.4.1).Συγκεκριμένα

,    (5.4.2)

(για τους συγκεκριμένους ελέγχους αναφοράς και ) και ορίζουμε το σφάλμα παρακολούθησης

(όπου

μια αυθαίρετη λύση του (5.4.1).

Τότε, το  ικανοποιεί  και

με  .

Λέμε ότι το πρόβλημα παρακολούθησης είναι ολικά επιλύσιμο αν υπάρχει ένα ζευγάρι χρονομεταβλητών ελεγκτών ανάδρασης της μορφής  τέτοιο ώστε το είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το σύστημα κλειστού βρόχου (5.4.2).

Το επόμενο αποτέλεσμα είναι το κεντρικό αποτέλεσμα αυτής της εργασίας και η απόδειξή του βασίζεται στις Προτάσεις 5.3.2 και 5.3.3 της προηγούμενης παραγράφου. Πρώτα όμως, και για λόγους ευκολίας, θα διατυπώσουμε και θα αποδείξουμε ένα τεχνικό Λήμμα το οποίο παρέχει ένα κριτήριο για την ελεγξιμότητα του χρονομεταβλητού συστήματος

,   (5.4.3)

όπου Α, Β είναι σταθεροί πίνακες διάστασης  και αντίστοιχα με  και   συνάρτηση.

Λήμμα 5.4.1: Για το σύστημα (5.4.3) υποθέτουμε ότι το ζευγάρι (Α, Β) είναι ελέγξιμο. Τότε, τα επόμενα είναι ισοδύναμα

- Για τη  συνάρτηση ισχύει ότι δεν υπάρχει χρόνος  ώστε

- Το σύστημα (5.4.3) είναι ελέγξιμο (με την έννοια του Ορισμού 2 )

- Το σύστημα (5.4.3) είναι σταθεροποιήσιμο (με την έννοια της Πρότασης 5.3.3) και μάλιστα με αυθαίρετα γρήγορο ρυθμό σύγκλισης στο  για τις τροχιές του αντίστοιχου συστήματος κλειστού βρόχου.

Απόδειξη:  Θα δείξουμε πρώτα ότι αν το (5.4.3) δεν είναι ελέγξιμο, τότε υπάρχει χρόνος  ώστε . Πράγματι, αν το (5.4.3) δεν είναι ελέγξιμο υπάρχει χρόνος  ώστε  να υπάρχει μη-μηδενικό διάνυσμα  με  (5.4.4).Εύκολα βλέπουμε ότι

και άρα η (5.4.4) είναι ισοδύναμη με   (5.4.5). Ισχυριζόμαστε ότι η προηγούμενη συνεπάγεται και επειδή το Τ είναι αυθαίρετο, η  ισχύει .Ας υποθέσουμε αντίθετα ότι υπάρχει χρόνος με , ή ισοδύναμα (λόγω της συνέχειας της ) υπάρχει διάστημα  με .

Επιπλέον, από τη (5.4.5) έχουμε  το οποίο συνεπάγεται ότι  .Αφού η ,από την προηγούμενη παίρνουμε

.Αν συνεχίσουμε τις παραγωγίσεις  στο διάστημα προκύπτει  ή ισοδύναμα .Επομένως προκύπτει ότι : και αφού το ζευγάρι (Α, Β) είναι ελέγξιμο, παίρνουμε  ότι,αντίφαση, και άρα το (5.4.3) είναι ελέγξιμο.

άμεσα από Πρόταση 5.3.3

προφανές

Είμαστε τώρα σε θέση να διατυπώσουμε και να αποδείξουμε την Πρόταση 5.4.1

Πρόταση 5.4.1:  Έστω το (5.4.2) και κάνουμε τις υποθέσεις :

- Οι  συναρτήσεις  και  είναι  και  αντίστοιχα

(2)  Δεν υπάρχει χρόνος  ώστε

Τότε, υπάρχει ένα ζευγάρι απεικονίσεων   ώστε οι γραμμικοί χρονομεταβλητοί νόμοι ελέγχου

να επιλύουν ολικά το πρόβλημα παρακολούθησης με  ανατροφοδότηση κατάστασης.

Απόδειξη:  Από το Λήμμα 5.4.1 προκύπτει ότι για κάθε  απεικόνιση που ικανοποιεί την υπόθεση 2 της Πρότασης, το σύστημα

, είσοδος                    (5.4.6)

είναι ελέγξιμο (πάντα με την έννοια του ορισμού 5.3.2) και άρα -σύμφωνα με την Πρόταση 5.3.3- υπάρχει μια  απεικόνιση  έτσι ώστε το είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το σύστημα κλειστού βρόχου (5.3.1) με .Έτσι, από την Πρόταση 5.3.2,υπάρχει  πίνακας  θετικά ορισμένος και μια θετική

συνάρτηση  με  τέτοια ώστε, αν ορίσουμε  να ισχύουν οι επόμενες ανισότητες:

και .

Έστω μια συνάρτηση με  (υπό προσδιορισμό) και ορίζουμε

,.

Με αυτά και τα  της Πρότασης 5.4.1 προκύπτει το σύστημα

,   (5.4.7)

με

και έστω  η αντίστοιχη λύση που ξεκίνησε τη χρονική στιγμήαπό το

Προφανώς

Επιπλέον, για τη χρονική παράγωγο της  κατά μήκος των τροχιών του (5.4.7) έχουμε

,

.

Έστω  οποιαδήποτε  συνάρτηση με  και ας ορίσουμε  .   Ας παρατηρήσουμε ότι  και άρα  .

Από τον ορισμό της και τον  παραπάνω περιορισμό για την έχουμε ότι υπάρχει θετική σταθερά τέτοια ώστε   και άρα

Τώρα, από την ανισότητα ,την παραπάνω, και τη γνωστή αρχή σύγκρισης (comparison principle,βλ. Παράρτημα Β) παίρνουμε

(5.4.8),

(όπου έχουμε ορίσει )

Η (5.4.8) όμως συνεπάγεται ότι το  είναι Ολικά Ασυμπτωτικά Ευσταθές για το (5.4.7). Άρα τα

,,είναι πράγματι μια λύση του προβλήματος παρακολούθησης.

Παρατήρηση: Το Λήμμα 5.4.1 μας εξασφαλίζει ότι η υπόθεση 2 που κάναμε στην Πρόταση 5.4.1 είναι ισοδύναμη με το ότι το (5.4.7) είναι ελέγξιμο (με την έννοια του Ορισμού 5.3.2). Αυτό με τη σειρά του  είναι (από Πρόταση 5.3.1) ισοδύναμο

με την ιδιότητα ότι ,υπάρχει  ώστε η Gramian ελεγξιμότητας του (5.4.7)  είναι θετικά ορισμένη, όπου ,

Άμεσος υπολογισμός της Gramian ελεγξιμότητας δίνει την ισοδυναμία μεταξύ της υπόθεσης 2 της Πρότασης 5.4.1 και της επόμενης

Υπόθεση: , υπάρχει  τέτοιο ώστε ,όπου κάθε

συνιστώσα  ορίζεται ως

Παράδειγμα: Θα συνεχίσουμε το παράδειγμα με το σύστημα με τροχιά αναφοράς,το οποίο δείξαμε και νωρίτερα ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με τα αποτελέσματα των προηγούμενων εργασιών. Η προηγούμενη Πρόταση όμως, εγγυάται ότι υπάρχει γραμμικός, χρονικά μεταβαλλόμενος νόμος ανάδρασης

που επιλύει ολικά το πρόβλημα παρακολούθησης. Για να κατασκευάσουμε  μια τέτοια ανάδραση, κατασκευάζουμε πρώτα γραμμικό, χρονικά μεταβαλλόμενο σταθεροποιητή για το σύστημα . Κάνοντας χρήση της Πρότασης 3,μπορούμε να βρούμε μια ρητή έκφραση γι αυτό το νόμο ανάδρασης. Μπορούμε όμως, και άμεσα να προχωρήσουμε (εφαρμόζοντας στοιχειώδη τεχνική backstepping)  θεωρώντας την τετραγωνική συνάρτηση Lyapunov

με

η οποία (συνάρτηση Lyapunov) ικανοποιεί

,οπότε

ισχύει  και το ίδιο και η  (για και

Ο έλεγχος αυτός σταθεροποιεί ασυμπτωτικά ολικώς στην αρχή.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό  και το δεξί σκέλος της ανισότητας ,μπορούμε να προσδιορίσουμε μια συνάρτηση ,

τέτοια ώστε να ισχύει η  . Μπορούμε για παράδειγμα να επιλέξουμε  και τότε η  (όπως την ορίσαμε νωρίτερα) θα είναι.

Με την ίδια διαδικασία όπως και στην απόδειξη της Πρότασης 5.4.1, συμπεραίνουμε ότι ο γραμμικός χρονικά μεταβαλλόμενος νόμος ανάδρασης ,όπου  και με τα και όπως ορίστηκαν πιο πάνω, επιλύει ολικά το πρόβλημα παρακολούθησης γι αυτήν την περίπτωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ)

Στο Παράρτημα αυτό θα δώσουμε ένα παράδειγμα μετατροπής της κινηματικής ενός οχήματος με n βαγόνια σε αλυσιδωτή μορφή και μάλιστα σε τέτοια μορφή που είναι κατάλληλη για έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο όχημα μπορεί να ελεγχθεί τοπικά είτε με στρατηγικές ανοιχτού είτε κλειστού βρόχου για αλυσιδωτά συστήματα.

Ένα όχημα με n βαγόνια είναι ένα μη ολονομικό σύστημα εξαιτίας των περιορισμών κύλισης των τροχών. Η διάταξη περιγράφεται από δύο συντεταγμένες θέσης και n+1 γωνίες, ενώ υπάρχουν μόνο δύο είσοδοι: μια εφαπτομενική και μια γωνιακή ταχύτητα. Έτσι, το σύστημα έχει δύο βαθμούς ελευθερίας. Σ’ αυτό το μοντέλο η απόλυτη θέση του οχήματος θα χαρακτηρίζεται από τη θέση του πίσω βαγονιού. Αυτό μας επιτρέπει την τοπική μετατροπή της κινηματικής για όχημα με n βαγόνια, όπου n αυθαίρετος θετικός αριθμός. Μια αλλαγή μεταβλητών κι ένας αντιστρέψιμος  μετασχηματισμός ανάδρασης θα επιτρέψουν τη  μετατροπή σε αλυσιδωτή μορφή. Η προσέγγιση έχει βασιστεί στην εργασία του Sordalen [33].

Κινηματικό μοντέλο

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ένα τέτοιο όχημα θα αντιπροσωπεύεται από δύο τροχούς ενωμένους σε άξονα. Ένα κινηματικό μοντέλο ενός οχήματος με δύο βαθμούς ελευθερίας που σέρνει n βαγόνια μπορεί να είναι το εξής:

όπου η «επίπεδη» θέση του κέντρου του άξονα μεταξύ των τροχών του πίσω βαγονιού,  είναι η γωνία  προσανατολισμού του i-οστού βαγονιού με αναφορά στον άξονα x. είναι η γωνία προσανατολισμού του οχήματος που σέρνει τα βαγόνια, είναι η απόσταση  από τους τροχούς του βαγονιού i στους τροχούς του i-1,  η εφαπτομενική ταχύτητα (που είναι και είσοδος του συστήματος). Η άλλη είσοδος είναι η γωνιακή ταχύτητα .Ορίζουμε .Η εφαπτομενική ταχύτητα του βαγονιού i, , δίνεται από τη  (1).

Σχήμα Α.1: Μοντέλο οχήματος με n-βαγόνια

# Ένα όχημα με n βαγόνια είναι ένα μη ολονομικό σύστημα με περιορισμούς κύλισης και για το όχημα και για κάθε βαγόνι. Οι μη ολονομικοί περιορισμοί μπορούν να εκφραστούν ως εξής (Laumond 1991):

(2). Με γεωμετρική εποπτεία παρατηρούμε εύκολα ότι

.Οπότε η (2) συνεπάγεται  η οποία δίνει τους ακόλουθους μη ολονομικούς περιορισμούς  . Το σύστημα έχει τότε βαθμούς  ελευθερίας που αντιστοιχούν στις δύο ανεξάρτητες εισόδους (ταχύτητες).

Θα κάνουμε μια αλλαγή στις εισόδους με την υπόθεση ότι η κατάσταση  βρίσκεται σε μια γειτονιά D της αρχής, όπου η D περιγράφεται από  ,όπου  μικρή σταθερά. Εισάγουμε τη μετασχηματισμένη είσοδο  ως εξής: (3) και είναι ουσιαστικά η ταχύτητα του n-οστού βαγονιού στην κατεύθυνση x. Αυτός ο μετασχηματισμός από τοστο είναι ομαλός και λείος στο D. Η ταχύτητα του  από την (1) μπορεί να ξαναγραφτεί ,όπου   (έχουμε ορίσει),  και η (3) δίνει . Το σύστημα μπορεί τώρα να αναπαρασταθεί (τοπικά) στην ακόλουθη μορφή

(4)

(με τη μετασχηματισμένη είσοδο )

Ορίζουμε

που σημαίνει ότι μπορούμε να γράψουμε  και . Αναδιατάσσοντας τις μεταβλητές κατάστασης, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από το διάνυσμα που έχει διάσταση n+3. Σημειώνουμε ότι από την (4),αυτό το κινηματικό μοντέλο έχει μια ειδική τριγωνική μορφή όπου το  δεν είναι συνάρτηση των .

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ

Η αλυσιδωτή μορφή με κατασκευαστική διαδικασία, η οποία διαμορφώνεται στο ακόλουθο θεώρημα, όπου  .

Θεώρημα: Η ακόλουθη αλλαγή μεταβλητών, , κι ο μετασχηματισμός ανάδρασης, , μετατρέπει (τοπικά) το σύστημα σε αλυσιδωτή μορφή:

, όπου

.

Ο μετασχηματισμός των εισόδων,  δίνεται από

,με το όπως παραπάνω.

Για να δείξουμε ότι η σύγκλιση του στο μηδέν συνεπάγεται ότι το συγκλίνει στο μηδέν, πρέπει να δείξουμε  ότι ο προτεινόμενος μετασχηματισμός έχει αντίστροφο  που είναι συνεχώς διαφορίσιμος σε μια γειτονιά του μηδενός και . Επιπλέον, ο μετασχηματισμός ανάδρασης των εισόδων  έχει αντίστροφο .

Από τα προηγούμενα παρατηρούμε πρώτον, ότι η  είναι λεία, δηλαδή στο . Αυτό σημαίνει ότι και η είναι λεία επίσης. Τώρα αποδεικνύεται με άμεση επαγωγή, από τους μετασχηματισμούς στο Θεώρημα ότι και η είναι λεία στο για  αφού η  είναι λεία στο όπως προφανώς και οι άλλοι μετασχηματισμοί . Επομένως, ο μετασχηματισμός είναι λείος. Θα δείξουμε τώρα ότι ο Ιακωβιανός πίνακας  είναι  ομαλός για όλα τα  στο . Οι συνιστώσες είναι .

Από το μετασχηματισμόστο θεώρημα, βλέπουμε ότι αν . Ο πίνακας είναι λοιπόν, άνω τριγωνικός. Τα διαγώνια στοιχεία υπολογίστηκαν  ότι είναι

Από τον ορισμό του έχουμε ότι ο είναι ομαλός για όλα τα  στο . Από το Θεώρημα Αντίστροφης Συνάρτησης συμπεραίνουμε ότι σε μια γειτονιά οποιουδήποτε , ο μετασχηματισμός έχει ένα αντίστροφο που είναι και λείος. Όμως  που συνεπάγεται ότι και . Επειδή  είναι λείος, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η σύγκλιση τουστο μηδέν, συνεπάγεται και σύγκλιση του στο μηδέν.

Επιπλέον, έχουμε ότι ο μετασχηματισμός ανάδρασης των εισόδων  είναι καλά ορισμένος για όλα τα αφού ο   είναι λείος.  Ο αντίστροφος  βρίσκουμε ότι είναι . Αυτός ο μετασχηματισμός είναι ομαλός και λείος για όλα τα , τα οποία συνεπάγεται ότι ένας νόμος ελέγχου για το  μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα νόμο ελέγχου για το . Επομένως, τοπικά στο ,  ένα πρόβλημα ελέγχου για ένα όχημα με n βαγόνια μπορεί να επιλυθεί με ένα νόμο ελέγχου για το αλυσιδωτό σύστημα μέσω των μετασχηματισμών και .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Αρχή Σύγκρισης (Comparison Principle) ([18],παρ. 3.4)

Πολύ συχνά όταν μελετάμε την εξίσωση κατάστασης χρειάζεται να υπολογίσουμε φράγματα για τη λύση  χωρίς να βρούμε την ίδια τη λύση. Η γνωστή ανισότητα Gronwall-Bellman είναι ένα εργαλείο και ένα άλλο είναι η αρχή σύγκρισης. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που η παράγωγος της βαθμωτής διαφορίσιμης συνάρτησης ικανοποιεί μια ανισότητα της μορφής για κάθε  σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μια τέτοια ανισότητα ονομάζεται διαφορική ανισότητα και η συνάρτηση που την ικανοποιεί, λύση της. Το λήμμα σύγκρισης, συγκρίνει τη λύση της διαφορικής ανισότητας με τη λύση της διαφορικής εξίσωσης .Το λήμμα εφαρμόζεται ακόμα κι όταν η  δεν είναι διαφορίσιμη, άλλα έχει upper right-hand1 παράγωγο  που ικανοποιεί τη διαφορική ανισότητα. Για την upper right-hand παράγωγο  μόνο θα  αναφέρουμε ότι

-αν η είναι διαφορίσιμη στο , τότε

-αν  και , τότε

Δίνουμε τώρα το Λήμμα χωρίς απόδειξη

Λήμμα Σύγκρισης: Έστω η βαθμωτή διαφορική εξίσωση ,,όπου η  είναι συνεχής στο  και τοπικά Lipschitz στο .Έστω (το  μπορεί να είναι και άπειρο) το μέγιστο διάστημα ύπαρξης για τη λύση και ας υποθέσουμε ότι . Έστω επίσης η συνεχής συνάρτηση της οποίας η upper right-hand παράγωγο ικανοποιεί τη διαφορική ανισότητα , με .Τότε .

Παράδειγμα: Έστω η βαθμωτή διαφορική εξίσωση  έχει μοναδική λύση στο ,για κάποιο ,αφού η  είναι τοπικά Lipschitz.                                                                                          Έστω ,η οποία είναι παραγωγίσιμη με παράγωγο .  Άρα η ικανοποιεί τη διαφορική ανισότητα .  Έστω η λύση της διαφορικής εξίσωσης   . Τότε, από το παραπάνω Λήμμα, η λύση ορίζεται  και ικανοποιεί .

Βιβλιογραφία

[1]Aντωνόπουλος,Μ.,2005, Σταθεροποίηση γωνιακής ταχύτητας στερεού σώματος, Διπλωματική εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

[2]Τσινιάς,I., Άριστος Έλεγχος, Σημειώσεις για το μάθημα 8ου Εξαμήνου ΣΕΜΦΕ,ΕΜΠ: «Μαθηματικός Βέλτιστος Έλεγχος»

[3]Ηλεκτρονικές σημειώσεις από το μάθημα «Optimal Control»,Department of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois—Urbana Champaign,Urbana, IL, ( http://decision.csl.uiuc.edu/~yima/ECE553.html)

[4]Athans,M.,and  Falb. P.L.,1966, Optimal Control: an introduction  to the theory and its applications,New York: McGraw-Hill Book Company

[5]Cendra, H., Marsden J. E., and Ratiu T. S., Geometric mechanics, Lagrangian reduction and nonholonomic systems,Mathematics Unlimited: 2001 and Beyond (B. Enguist and W. Schmid, eds.), Springer-Verlag, New York, 2001,221–273.

[6]Chen, C.T., Linear Systems Theory and Design, Holt, Rinehart and Winston, New York,1984.

[7]Bloch ,A. M., with J. Baillieul, P. E. Crouch and J. E. Marsden,2003,Nonholonomic Mechanics and Control, Springer, Berlin.

[8]Jiang,Z. P., 2000, Lyapunov design of global state and output feedback trackers for Nonholonomic control systems.International Journal of Control, 73, 744–761.

[9]Jiang, Z. P., Lefeber, E., and Nijmeijer, H., 1998,Stabilization and tracking of a nonholonomic mobile robot with saturating actuators. In Proceedings of CONTROLO ’98, 3rd Portuguese Conference on Automatic Control, 2, 315–320.

[10]Jiang, Z. P., and Nijmeijer, H., 1997 a, Backstepping-based tracking control of nonholonomic chained systems. In Proceedings of the 4th European Control Conference,Brussels, Belgium, Paper 672 (TH-M A2).

[11]Jiang, Z. P., and Nijmeijer, H., 1997 b, Tracking control of mobile robots: a case study in backstepping. Automatica, 33, 1393–1399.

[12]Jiang, Z.P., and Nijmeijer, H., 1999, A recursive technique for tracking control of nonholonomic systems in chained form. IEEE Transactions on Automatic Control, 44, 265–279.

[13]Karafyllis, I., 2002, Non-uniform stabilization of control systems. IMA Journal of Mathematical  Control and Information, 19, 419–444.

[14]Karafyllis, I., and Tsinias, J., 2003 a, Global stabilization and asymptotic tracking for a class of nonlinear systems by means of time-varying feedback. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 13, 559–588.

[15]Karafyllis, I., and Tsinias, J., 2003, A converse Lyapunov theorem for non-uniform in time global asymptotic stability and its application to feedback stabilization. SIAM Journal on Control and Optimization.

[16]Karafyllis, I.,Tsinias, J. (2003) A converse Lyapunov theorem for non-uniform in time global asymptotic stability and its application to feedback stabilization. SIAM J. Control Optim., 42, 936–965.

[17]Karafyllis, I.,Tsinias (2003) Non-uniform in time stabilization for linear systems and tracking control for nonholonomic systems in chained form. Int. J. Control, 76, 1536–1546.

[18]Khalil, H.K.,3rd Edition Nonlinear Systems, Prentice Hall,2002.

[19]Lefeber, E.,Robertsson,A., and H.Nijmeijer, 1999, Linear controllers for tracking chained-form systems. In D. Aeyels, F. Lamnabhi-Lagarrigue and A. van der Schaft (Eds), Stability and Stabilization of Nonlinear Systems, Lecture Notes in Control and Information Sciences 246 (London:Springer-Verlag), pp. 183–199.

[20]Loria, A., Panteley, E., and Melhem, K., 2001, UGAS of skew-symmetric systems: application to the nonholonomic integrator. Proceedings of NOLCOS 2001, St Petersburg,Russia, pp. 1016–1021.

[21]Nonholonomic Dynamics, Anthony M. Bloch, Jerrold E. Marsden, Dmitry V. Zenkov, 2005,Notices of the AMS, Volume 52,Number 3

[22]Morin, P., Pomet, J.-B., and Samson, C., 1999, Design of homogeneous time-varying stabilizing control laws for driftless controllable systems via oscillatory approximation of Lie brackets in closed loop. SIAM Journal on Control and Optimization, 38, 22–49.

[23]Morin, P., and Samson, C., 1997, Application of backstepping techniques to the time-varying exponential stabilization of chained form systems. European Journal of Control, 3, 15–36.

[24]Morin, P., and Samson, C., 1999 a, Exponential stabilization of nonlinear driftless systems with robustness to unmodeled dynamics. ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 4, 1–35.

[25]Morin,P., and Samson,C., 1999 b, Robust point-stabilization of nonlinear aﬃne control systems. In D. Aeyels, F.Lamnabhi-Lagarrigue and A. van der Schaft (Eds), Stability and Stabilization of Nonlinear Systems, Lecture Notes in Control and Information Sciences 246 (London: Springer-Verlag), pp. 215–237.

[26]Morin, P., and Samson, C., 2000, Control of nonlinear chained systems: from the Routh–Hurwitz stability criterion to time-varying exponential stabilizers. IEEE Transactions on Automatic Control, 45, 141–146.

[27]Panteley, E., Loria, A., and Teel, A., 2001, Relaxed persistency of excitation for uniform asymptotic stability. IEEE Transactions on Automatic Control, 46, 1874–1886.

[28]Pomet, J.-P., 1992, Explicit design of time-varying stabilizing control laws for a class of controllable systems without drift. System Control Letters, 18, 147–158.

[29]Sarychev,A.V., 2001, Lie- and chronologico-algebraic tools for studying stability of time-varying systems. Systems and Control Letters, 43, 59–76.

[30]Sastry,S.S., Nonlinear Systems, Analysis, Stability, and Control. Springer-Verlag, New York,1999.

[31]Slotine,J.J.,and W.Li, Applied Nonlinear Control, Pearson US Imports & Phipes,1990.

[32]Sontag, E. D., 1998, Mathematical Control Theory, 2nd edition (New York: Springer-Verlag).

[33]Sordalen, O. J., and Egeland, O., 1995, Exponential stabilization of nonholonomic chained systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 40, 35–49.

[34]Sordalen, O. J.,1993, Feedback control of nonholonomic mobile robots, PhD thesis, Department of Engineering Cybernetics,The Norwegian Institute of Technology

[35]Sun,Z.,Ge,S.S.,Huo,W., and Lee, T. H., 2001,Stabilization of nonholonomic chained systems via nonregular feedback linearization. Systems and Control Letters, 44, 279–289.

[36]Tsinias, J., 2001, A converse Lyapunov theorem for non-uniform in time, global exponential robust stability.Systems and Control Letters, 44, 373–384.

[37] Tsinias, J., Backstepping design for time-varying nonlinear systems with unknown parameters. Systems & Control  Letters 2000; 39(4):219–227.

[38]Tsinias, J., and Karafyllis, I., 1999, ISS property for time-varying systems and application to partial-static feedback stabilization and asymptotic tracking. IEEE Transactions on Automatic Control, 44, 2179–2185.

# Footnotes

Απόδοση στα ελληνικά της αγγλικής λέξης “particles”.

Ο όρος δεν μπορεί να αποδοθεί καλά στα ελληνικά. Αναφέρεται στο αντίστοιχο συμβολισμό-πράξη, που ορίζει εσωτερικό γινόμενο αλλά για γενικούς χώρους.

Μεταφορά στα ελληνικά του αγγλικού όρου «reduction».Αναφέρεται σε ελάττωση τάξης.

1 Δεν επιχειρούμε μετάφραση στα ελληνικά. Ελπίζουμε ότι και ο αναγνώστης θα το θεωρήσει αυτονόητο.

# Text boxes

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

χο

χο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ