|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχολη ηλεκτρολογων μηχανικων και μηχανικων ηλεκτρονικων υπολογιστων ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩN |
| --- | --- |

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα

Γεωργία Παπαϊωάννου

Επιβλέπων :	Ιωάννης Ψαρράς

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Οκτώβριος 2009

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχολη ηλεκτρολογων μηχανικων και μηχανικων ηλεκτρονικων υπολογιστων ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩN |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων :	Ιωάννης Ψαρράς

Καθηγητής Ε.Μ.Π

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή τον Οκτώβριο του 2009.

Αθήνα, Οκτώβριος 2009

Αφιερωμένη στον αγαπημένο μου αδελφό, Θοδωρή

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στον τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Απόφασης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης.

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας στον κτιριακό τομέα στα πλαίσια του μαθήματος «Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική» του έννατου εξαμήνου της ροής Ε «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τους σπουδαστές του μαθήματος ως μια πρώτη εξοικείωση με τα συστήματα υπολογισμού ενεργειακών καταναλώσεων και πριν από αυτό την πρόκληση του ενδιαφέροντός τους για συλλογή στοιχείων σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση, το οικονομικό κόστος από την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και το συσχετισμό των παραγόντων που καθορίζουν το ενεργειακό προφίλ του υπό εξέταση κτιρίου που θα επιλέξουν.

Υπεύθυνος κατά την εκπόνηση της διπλωματικής ήταν ο Καθηγητής κ. Ι. Ψαρράς, στον οποίο οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες για την ανάθεση αυτής και την δυνατότητα που μου δόθηκε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της διπλωματικής και Διδάκτορα Χ. Δούκα για την υποστήριξη και την καθοδήγηση που μου παρείχε κατά τη συγγραφή της εργασίας.

Γεωργία Παπαϊωάννου

Σεπτέμβριος 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι έντονα αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην ενεργειακή κατανάλωση κι οι αλλαγές στο διεθνές ενεργειακό τοπίο γενικότερα, προβάλλουν όλο και πιο έντονη την απαίτηση για μια ουσιαστική παρέμβαση σε όλο και περισσότερες διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης ενέργειας. Η νέα προοπτική επιτάσσει τη διαμόρφωση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας με βασικούς άξονες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης ως διασφάλιση για την ομαλή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών. Τα Εργαλεία Πολιτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών εξοικονόμησης και προτείνουν νέες μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων της ενεργειακής ζήτησης.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι με την ανάπτυξη ενός συστήματος υπολογισμού ενεργειακών καταναλώσεων στον κτιριακό τομέα να επιτευχθεί η διαχείριση ενέργειας και η εξοικονόμησή της, μιάς και στον ελληνικό χώρο μεγάλο μερίδιο στις απώλειες ενέργειας παρατηρείται και από τις οικιακές χρήσεις. Μέσα από την ανάλυση των ήδη υπάρχοντων συστημάτων πραγματοποιείται και η πρόταση ενός μοντέλου που να πληροί τις προϋποθέσεις και ως προς το είδος των χρηστών, που θα είναι σπουδαστές, αλλά και ως προς τη φύση των υπό εξέταση κτιρίων.

Το πρώτο βήμα στην προσπάθεια αυτή είναι η παρουσίαση του γενικότερου ζητήματος της ενεργειακής κατανάλωσης κι η σύνδεση του με την κλιματική αλλαγή, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στη συνέχεια επιχειρείται μια ανασκόπηση των βασικότερων εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες του κόσμου και γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση τους ως προς διάφορους παράγοντες.

Επόμενο βήμα μετά την παρουσίαση των ήδη υπάρχοντων συστημάτων και των μεθοδολογιών που ακολουθήθηκαν για την ανάπτυξή τους είναι η αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου με το σύνολο των αριθμητικών υπολογισμών και των λογικών συγκρίσεων που απαιτούνται για την εξαγωγή του ενεργειακού δείκτη και τον χαρακτηρισμό του, ώστε να αποφανθει κανείς για την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου που εξετάζει. Στη συνέχεια παρατίθενται παραγματικές περιπτώσεις εφαρμογής του μοντέλου και τέλος, παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα και προοπτικές που προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη, όπως η προώθηση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας και η σχέση τους με την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας.

Λέξεις Κλειδιά

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας, κτιριακός τομέας, ενεργειακή κατανάλωση, εξοικονόμηση ενέργειας

ABSTRACT

The intensely increasing tendencies that are observed during the past years in energy consumption and the changes on international level generally, raise the demand for an essential intervention in constantly more energy production, transmission and consumption procedures. The new prospect ordains the modulation of energy savings instruments based on the axes of climate change confrontation as the most significant environmental problem, energy market liberalization and the achievement of sustainability as a guarantee for the smooth socio-economic growth of future generations. The new energy savings policy instruments constitute the basic, structural elements in the formation of these energy savings policies and bring up new methods on the confrontation of energy demand problems.

The main objective of the present thesis is with the developpement of an internet information system of calculation of energy consumptions in the building sector to achieve the energy management and the energy saving, considering that in Greece a large percentage in the losses of energy is obliged by the domestic uses. Through the analysis of already existing systems the proposal of α model that would fill the conditions as for the type of users, that will be students, but also as for the nature of buildings under review is the result of the thesis.

The first step in this effort is the presentation of the general energy consumption problem and its juncture with the climate change, the energy market liberalization and sustainability. Following, is attempted a review of the most important energy saving instruments that are used in the European Union and in other countries all over the world and a comparative presentation is made related to some factors.

Next step, after the presentation of the existing systems and methods that were followed for their developpement, is the analytic description of proposed model, the total of numerical calculations and reasonable comparisons that are required for the export of energy indicator and his characterization, so that someone can pronounce for the energy situation of building that it examines. Moreover are mentioned real cases of application in the model and finally, the main conclusions and the prospects that resulted from this study are presented, such as the promotion of energy save instruments and their relation with the liberalized energy market.

Key Words:

EnergyManagement Information System, Building sector, Energy Consumption, Energy Saving

ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1 Εισαγωγή

Αντικείμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθεί αρχικά η ανάγκη χάραξης γενικότερης πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας σήμερα, με βάση τα διεθνή προβλήματα της ενεργειακής επάρκειας και της κλιματικής αλλαγής και στη συνέχεια μετά από μια ανασκόπηση των κυριότερων, σύγχρονων εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας θα παρουσιστεί η μεθοδολογική προσέγγιση που αναπτύχθηκε για την εξαγωγή του ενεργειακού προφίλ κτιρίων. Τέλος, αφού γίνει η εφαρμογή σε δύο πραγματικές περιπτώσεις μελέτης εξάγονται τα αντίστοιχα συμπεράματα για τα κτίρια, καθώς και αποφαίνεται ότι το σύστημα λειτουργεί όπως αναμενόταν.

2 Ανάγκη ύπαρξης εργαλείων πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας

2.1. Παρούσα ενεργειακή κατάσταση

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η αποτύπωση της γενικότερης ενεργειακής κατάστασης που υφίσταται σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και της αναγκαιότητας για ανάληψη δράσης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

2.2. Κλιματική αλλαγή

Περιγράφεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι διεθνείς δεσμεύσεις κι οι νομοθετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του, αλλά κι η συμβολή των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στην επίτευξη αυτού του στόχου.

2.3. Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Παρουσιάζεται η πολιτική που υιοθετείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και ο ρόλος της εξοικονόμησης ενέργειας στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, όπως επίσης και η συμβολή τους στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

3 Επισκόπηση εργαλείων Εξοικονόησης ενέργειας

3.1 Εισαγωγή

Πραγματοποιείται μια εισαγωγή για να αναγνωριστεί ο σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου.

3.2 Παρουσίαση Συστημάτων

Γίνεται καταγραφή και παρουσίαση των ήδη υπάρχοντων εργαλείων διαχείρισης ενέργειας στον κτιριακό τομέα και αναφορά στους φορείς που τα ανέπτυξαν, τα διαχειρίζονται, αλλά και στις περιπτώσεις που εφαρμόστηκαν.

4 Μεθοδολογία

4.1 Εισαγωγή

Πραγματοποιείται μια εισαγωγή για να αναγνωριστεί ο σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου.

4.2 Το Προτεινόμενο Μοντέλο

Αναλύεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην παρούσα εργασία για την ανάπτυξη του συστήματος υπολογισμού ενεργειακών καταναλώσεων στον κτιριακό τομέα με σκοπό τον υπολογισμό του Ειδικού Ενεργειακού Δείκτη και τον εντοπισμό των πιθανών σημείων παρέμβασης για ενεργειακή βελτίωση. Παρουσιάζεται και σχηματικά η πορεία των ενεργειών και οι διαδικασίες.

4.3 Διαδικασία

Αναφέρονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα δεδομένα εισόδου που πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα καθώς και όλοι οι αριθμητικοί υπολογισμοί που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού δείκτη, ώστε να εξαχθεί το ενεργειακό προφίλ του κτιρίου.

5 Εφαρμογή

5.1 Εισαγωγή

Πραγματοποιείται μια εισαγωγή για να αναγνωριστεί ο σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου.

5.2 Περιπτώσεις Εφαρμογής

Παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις εφαρμογής, δηλαδή δύο κτιριακές μονάδες και καταγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα εισόδου, όπως αυτά πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα και στη συνέχεια γίνονται και οι υπολογισμοί, ώστε να διαμορφωθεί μια σφαιρική εικόνα για την ενεργειακή κατανάλωση των υπό εξέταση κτιρίων. Επίσης μετά τον αναλυτικό υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων βάση του προτεινόμενου μοντέλου παρέχονται και αποτελέσματα για τις ίδιες περιπτώσεις μελέτης από το σύστημα που αναπτύχθηκε.

6 Συμπεράσματα-Προοπτικές

Περιέχονται τόσο τα συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά την εφαρμογή του συστήματος στις περιπτώσεις μελέτης αλλά και οι προοπτικές για μελλοντικές εργασίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν και να καταστήσουν το αναπτυχθέν σύστημα ένα βελτιωμένο εργαλείο διαχείρισης ενέργειας.

Πίνακας Περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	14

1.1. Σκοπός	15

1.2. Φάσεις	15

1.3. Δομή	16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	18

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	18

2.1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	19

2.1.1 Παγκοσμίως	19

2.1.2 Παρούσα ενεργειακή κατάσταση στην Ε.Ε.με έμφαση την Ελλάδα	20

2.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ	24

2.2.1 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου	24

2.2.2 Νομοθετικές Δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου	26

2.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	28

2.3.1 Η Ευρωπαϊκή πολιτική	28

2.3.2 Ο ρόλος τους στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας	29

2.3.2 Η συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη	33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	38

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	38

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	39

3.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	39

3.2.1 Το Σύστημα XENIOS	39

3.2.2 Το σύστημα EPA – NR	43

3.2.3 Το σύστημα EPIQR	46

3.2.4 Το σύστημα EPA-ED	50

3.2.5 Το σύστημα Be06	54

3.2.6 Το σύστημα Home Energy Saver	57

3.2.7. Το σύστημα Australian Building Greenhouse Rating	58

3.2.8 Το σύστημα RETScreen	60

3.2.9 Το σύστημα HOT 2XP	64

3.2.10 Το σύστημα DATAMINE	66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	72

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	72

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	73

4.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ	73

4.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	76

4.3.1 Δομή Διαδικασίας	76

4.3.2 Διαδικασία Υπολογισμών	80

4.3.3 Αξιολόγηση Ειδικού Ενεργειακού Δείκτη	83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5	85

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	85

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	86

5.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	86

5.2.1 Οικία στη Γλυφάδα	86

5.2.2 Οικία στην Καλλιθέα	101

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6	114

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ	114

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	115

6.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ	116

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	117

Πίνακας Περιεχόμενων Σχημάτων

Σχήμα 1: Ενεργειακή ένταση το 2003 (ΤΙΠ/ εκατ. ευρώ-ΑΕΠ), ΑΕΠ προσαρμοσμένο ως προς ισοτιμία αγοραστικής δύναμης	20

Σχήμα 2: Συνολική ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη ανά καύσιμο και ένταση της ενέργειας  (ενεργειακή ένταση 1990=100)	21

Σχήμα 3: Τελική ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη των 25 και των 5 υποψήφιων προς ένταξη χωρών ανά τομέα (εκατ. ΤΙΠ)	21

Σχήμα 4: Μεικτή ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ-25, 1725 εκατ. ΤΙΠ το 2005	22

Σχήμα 5: Ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης των 25 και των 5 υποψήφιων προς ένταξη χωρών ανά καύσιμο	23

Σχήμα 6: Διαδικασία δημιουργίας φαινομένου του θερμοκηπίου	24

Σχήμα 7: Συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα και Συμβολή κάθε αερίου στις συνολικές εκπομπές	25

Σχήμα 8: Σύνδεση της εξοικονόμησης ενέργειας με την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας	33

Σχήμα 9: Η επίδραση των πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη	34

Σχήμα 10: Μακροπρόθεσμη εξέλιξη του ΑΕΠ, της ενεργειακής ζήτησης και της ενεργειακής έντασης στην ΕΕ-25	35

Σχήμα 11: Η μεθοδολογία του XENIOS	42

Σχήμα 12: Η μεθοδολογία του EPA-NR	45

Σχήμα 13: Ο μέσος ρυθμός κατανάλωσης ενέργειας σε βιομηχανία, μεταφορές, κατοικίες και κτίρια τριτογενούς τομέα	47

Σχήμα 14: Η μεθοδολογία του συστήματος EPIQR	49

Σχήμα 15: Η μεθοδολογία του λογισμικού EPA-ED	53

Σχήμα 16: Η μεθοδολογία του λογισμικού Be06	55

Σχήμα 17: Τα βήματα πριν τη λήψη απόφασης με το RETScreen	61

Σχήμα 18: Η μεθοδολογία DATAMINE	69

Σχήμα 19: Οι πιλοτικές εφαρμογές του DATAMINE από τις συμμετέχουσες χώρες	70

Σχήμα 20: Προτεινόμενο Μοντέλο Συστήματος υποστήριξης εκπαιδευτικής διαδικασίας	73

Σχήμα 21: Διάγραμμα Ροής Λειτουργιών Συστήματος	76

Σχήμα 22 : Ανάλυση δεδομένων εισόδου ανά κλάδο για τον κτιριακό τομέα	78

Σχήμα 23: Κατανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά χρήση-Περίπτωση Γλυφάδα	91

Σχήμα 24: Οθόνες Εισαγωγής στο σύστημα	93

Σχήμα 25: Οθόνη περιγραφής του συστήματος (περιγραφή διαδικασίας)	94

Σχήμα 26: Οθόνη εισαγωγής γενικών στοιχείων κτιρίου-Περίπτωση Γλυφάδα	95

Σχήμα 27: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Φωτισμού-Περίπτωση Γλυφάδα	96

Σχήμα 28: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Θέρμανσης-Περίπτωση Γλυφάδα	97

Σχήμα 29: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Κλιματισμού-Περίπτωση Γλυφάδα	98

Σχήμα 30: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Λοιπού Εξοπλισμού-Περίπτωση Γλυφάδα	99

Σχήμα 31: Οθόνη Αποτελεσμάτων-Περίπτωση Γλυφάδα	100

Σχήμα 32: Κατανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά χρήση-Περίπτωση Καλλιθέα	106

Σχήμα 33: Οθόνη εισαγωγής γενικών στοιχείων κτιρίου-Περίπτωση Καλλιθέα	108

Σχήμα 34: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Φωτισμού-Περίπτωση Καλλιθέα	109

Σχήμα 35: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Θέρμανσης-Περίπτωση Καλλιθέα	110

Σχήμα 36: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Κλιματισμού-Περίπτωση Καλλιθέα	111

Σχήμα 37: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Λοιπού Εξοπλισμού-Περίπτωση Καλλιθέα	112

Σχήμα 38: Οθόνη αποτελεσμάτων-Περίπτωση Καλλιθέα	113

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## 1.1. Σκοπός

Κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας στα πλαίσια του μαθήματος «Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική» του έννατου εξαμήνου και αφορά στον κτιριακό τομέα. Το σύστημα αυτό θα καλεί τους σπουδαστές να εισάγουν στοιχεία για ένα κτίριο, για το οποίο θα μπορούν να τα συλλέξουν (εικάζεται από τη μελέτη ότι συνήθως θα χρησιμοποιείται η κατοικία τους). Συγκεκριμένα τα στοιχεία αυτά θα είναι δεδομένα κτιριακά, οικονομικά και ενεργειακά.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθεί η ανάγκη χάραξης γενικότερης πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στις μέρες μας με βάση τα μεγάλα προβλήματα ενεργειακής επάρκειας και τις οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Στο πλαίσιο της παρουσίασης των πολιτικών αυτών θα πραγματοποιηθεί μια ανασκόπηση των σύγχρονων εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο να αποτυπωθούν με μεθοδικό τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως ο σκοπός τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και το δυναμικό εξοικονόμησης τους. Σαν συνέχεια της παραπάνω μελέτης θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για το σύστημα προκειμένου αυτό να αξιολογεί την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, των οποίων τα στοιχεία θα εισάγονται διαδικτυακά στο σύστημα. Τέλος, θα εφαρμοσθεί η μεθοδολογία αυτή σε δύο πραγματικές περιπτώσεις κτιρίων με την εισαγωγή όλων των απαραίτητων δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η έγκυρη λειτουργία της μεθοδολογίας και του συστήματος.

## 1.2. Φάσεις

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Μάιος 2009-Σεπτέμβριος 2009 σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία που αποτελείται από πέντε φάσεις:

Φάση 1: Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης έγινε μια ενδελεχής μελέτη βασικών ενεργειακών μεγεθών της Ευρώπης (ενεργειακή κατανάλωση, δείκτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακή ένταση, σύνθεση μείγματος ενεργειακής κατανάλωσης κτλ) προκειμένου να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα της εφαρμογής δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Φάση2: Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε μια ευρεία συλλογή στοιχείων για τα Σύγχρονα Εργαλεία Πολιτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Ευρώπη, τον κόσμο και την Ελλάδα. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε μια μεθοδική περιγραφή και ταξινόμηση αυτών των συστημάτων, καθώς και η συγκριτική αξιολόγησή τους.

Φάση 3: Κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης και έχοντας γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας των άλλων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας αναπτύχθηκε η μεθοδολογία για το ζητούμενο σύστημα, καθώς και αναλύθηκαν οι διαδικασίες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα διαδικτυακά.

Φάση 4: Στην τέταρτη φάση έγινε ο έλεγχος της μεθοδολογίας με δύο πραγματικές πειπτώσεις μελέτης. Αυτό πραγματοποιήθηκε συλλέγοντας όλα τα απαράιτητα δεδομένα για δύο κτίρια και υπολογίζοντας μόνο ακολουθώντας τη μεθοδολογία και χωρίς το σύστημα το ενεργειακό τους προφίλ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα προσδοκόμενα και τα εξαγόμενα αποτελέσματα.

Φάση 5: Στην επόμενη φάση και έχοντας διαπιστώσει ότι η μεθοδολογία βάση της εφαρμογής είναι σωστή ελέγχουμε τα αποτελέσματα και με τη βοήθεια του συστήματος εξετάζοντας και πάλι τις δύο περιπτώσεις μελέτης μόνο με το σύστημα. Δηλαδή ακολουθεί η εισαγωγή στοιχείων και εξαγωγή των αποτελεσμάτων, όπως ακριβώς θα γινόταν από κάποιον σπουδαστή με τη βοήθεια του συστήματος που αναπτύχθηκε.

Φάση 6: Στην τελευταία φάση έγινε εξαγωγή ορισμένων βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής, αλλά και διαπίστωση των προοπτικών που διαφαίνονται από την άμεση εφαρμογή των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας.

## 1.3. Δομή

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει την παρακάτω δομή:

Αρχικά, υπάρχει μια σύντομη περίληψη της διπλωματικής εργασίας, στην οποία παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια σημεία της. Η περίληψη αυτή υπάρχει και στην Αγγλική γλώσσα. Στην συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας περιεχομένων και η ευρεία περίληψη της εργασίας. Τέλος, ακολουθεί η διπλωματική εργασία, που αποτελείται από 6 κεφάλαια. Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Πρόκειται για το παρόν κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το θέμα της εργασίας και οι φάσεις εκπόνησης της.

Κεφάλαιο 2: Ανάγκη ύπαρξης εργαλείων πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία εισαγωγή στο γενικότερο ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και αναλύεται η αναγκαιότητα της ενεργειακής απόδοσης μέσα από τρεις βασικούς άξονες-στόχους: την κλιματική αλλαγή, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κεφάλαιο 3: Επισκόπηση Εργαλείων Εξοικονόμησης Ενέργειας

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η αναφορά στα κυριότερα συστήματα-εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο στον κτιριακό τομέα και αποσκοπούν στη διαμόρφωση του ενεργειακού προφίλ του κτιρίου που εξετάζεται. Αναφέρεται η μεθολογία στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη κάθε συστήματος, τους φορείς που το ανέπτυξαν, που εφαρμόσθηκε καθώς και το κόστος απόκτησης και χρήσης του.

Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μέθοδος ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος που θα υπολογίζει το ενεργειακό προφίλ της κτιριακής μονάδας.

Κεφάλαιο 5: Εφαρμογή

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται παράθεση δύο περιπτώσεων κτιριακών μονάδων για τις οποίες έγινε η αναλυτική συλλογή στοιχείων και αποτελούν πραγματικές περιπτώσεις μελέτης οι οποίες εισήχθησαν στο σύστημα με σκοπό την αξιολόγησή του.

Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα-Προοπτικές

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα κι οι προοπτικές που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

# ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## 2.1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1.1 Παγκοσμίως

Με αφετηρία τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις του ’70 πολλές χώρες κλήθηκαν να επανεξετάσουν την ενεργειακή τους πολιτική, ώστε η εξάρτησή τους από το πετρέλαιο να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Παρά τη λήψη όμως κάποιων μέτρων που αφορούσαν στην ενεργειακή απόδοση, έπρεπε να πραγματοποιηθεί ο εντοπισμός των παραγόντων αυτών που οδηγούσαν στη σπατάλη και να σχεδιαστεί η αντιμετώπισή τους μελλοντικά. Οι παραπάνω ισχυρισμοί ενισχύονται όλο και περισσότερο από το αδιαμφησβήτητο γεγονός της ισχυρής οικονομικής ανάπυξης ορισμένων χωρών, όπως η Κίνα και η Ινδία που επιφέρει την όλο και αυξανόμενη ενεργειακή τους κατανάλωση. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε  αλυσιδωτές συνέπειες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και την αυξηση της τιμής του πετρελαίου και πάλι, που θέτει εκ νέου το ζήτημα της διαχείρισης της ενεργειακής ζήτησης.

Ως απόροια των παραπάνω γεγονότων Διεθνείς Διακυβερνητικοί Οργανισμοί, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA- International Energy Agency), άρχισε να εξετάζει κατά προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση, εξαιτίας των ακραίων τιμών του πετρελαίου. Επίσης η έλλειψη διαλόγου και συντονισμού μεταξύ των παραγωγών χωρών πετρελαίου και των καταναλωτριών χωρών, δεν επιτρέπει την εισαγωγή ελάχιστου βαθμού διαφάνειας στην αγορά και έτσι η επίτευξη σταθερών τιμών και ο καθορισμός μιας παγκόσμιας στρατηγικής βασισμένης στη ζήτηση και στην επίτευξη χαμηλής ενεργειακής έντασης (ενεργειακή ένταση = καταναλισκόμενη ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή μιας οικονομικής μονάδας) είναι αδύνατος. Στο ακόλουθο διάγραμμα εμφανίζονται οι μεγάλες διαφορές στην ενεργειακή ένταση μεταξύ ευρύτερων ζωνών κατανάλωσης για το 2003 που προκύπτουν ως συνέπεια των παραπάνω με προσαρμογή ως προς την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων στις οικονομικές περιφέρειες που αναφέρονται.

Σχήμα 1: Ενεργειακή ένταση το 2003 (ΤΙΠ/ εκατ. ευρώ-ΑΕΠ), ΑΕΠ προσαρμοσμένο ως προς ισοτιμία αγοραστικής δύναμης

Πηγή: Enerdata

Όπως φαίνεται από το πρώτο διάγραμμα, η Κίνα χρησιμοποιεί επί του παρόντος υπέρ-πενταπλάσια ενέργεια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή μιας μονάδας του ΑΕΠ, ενώ οι Η.Π.Α. χρησιμοποιούν περίπου 50% περισσότερο. Γίνεται, επομένως, σαφές ότι με τη σημερινή έκρηξη της ενεργειακής ζήτησης ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία, η ενεργειακή απόδοση επιβάλλεται να είναι μία από τις κεντρικές πολιτικές που θα επιδιώξει, αφενός να συμβιβάσει τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες του αναπτυσσόμενου κόσμου, αφετέρου να εξασφαλίσει σταθερή οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος [1], [2].

2.1.2 Παρούσα ενεργειακή κατάσταση στην Ε.Ε.με έμφαση την Ελλάδα

Από τις αρχές του 1970 έως το 2002, η ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ-25 αυξήθηκε σχεδόν κατά 40% – ή 1% ετησίως – ενώ το ΑΕΠ διπλασιάστηκε, αυξανόμενο κατά μέσο όρο 2,4% ετησίως. Η ένταση της ενέργειας, ο λόγος του ΑΕΠ προς την κατανάλωση ενέργειας, μειώθηκε επομένως κατά το ένα τρίτο. Ωστόσο, από το 2000, η βελτίωση αυτή στην ένταση ενέργειας ήταν λιγότερο σημαντική, φθάνοντας μόλις ποσοστό 1% σε μια διετία. Στο σχήμα 2 απεικονίζονται η συνολική ενεργειακή κατανάλωση  στην Ευρώπη ανά καύσιμο κι η ένταση ενέργειας από το 1990 και μετά (τιμή βάσης είναι η ενεργειακή ένταση του 1990).

Σχήμα 2: Συνολική ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη ανά καύσιμο και ένταση της ενέργειας  (ενεργειακή ένταση 1990=100)

Πηγή: Enerdata

Ο κοινοτικός αυτός μέσος όρος δεν αντικατοπτρίζει τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες οφείλονται  στις διαφορές στην οικονομική διάρθρωσή τους (π.χ. βιομηχανία μεγαλύτερης ή μικρότερης ενεργειακής έντασης), στην ισοτιμία του εθνικού νομίσματος σε σχέση με το ευρώ και στο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που είναι κατά πολύ υψηλότερο στην ΕΕ-15.

Παρακάτω παρουσιάζεται διαχρονικά η πορεία της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη των 25 και των 5 επιπλέον υποψήφιων προς ένταξη χωρών ανά τομέα

Σχήμα 3: Τελική ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη των 25 και των 5 υποψήφιων προς ένταξη χωρών ανά τομέα (εκατ. ΤΙΠ)

Πηγή: COM(2000) 769 - Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής, «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», [1]

Από το παραπάνω σχήμα συμπεραίνεται ότι, ενώ η ζήτηση ενέργειας στη βιομηχανία παραμένει σχετικά σταθερή εξαιτίας της μετάβασης σε μια οικονομία βασισμένη περισσότερο σε υπηρεσίες, οι ανάγκες για μεταφορές και θέρμανση στον οικιακό και τριτογενή τομέα είναι αυτές που ευθύνονται για την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική κατανάλωση στην ΕΕ-25 το 2005 έφτασε τα 1725 εκατομμύρια ΤΙΠ. Η κατανομή ανά τομέα αυτής της κατανάλωσης φαίνεται παρακάτω.

Σχήμα 4: Μεικτή ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ-25, 1725 εκατ. ΤΙΠ το 2005

Πηγή: COM(2005) 265 – Πράσινη Βίβλος «για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα», [2]

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σήμερα ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς αποτελεί την οικονομική περιφέρεια με τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανάλωση, ενώ έρχεται πρώτη στις εισαγωγές ενέργειας. Δεδομένου του ρόλου της αυτού το έτος 2000, με την Πρασινη Βίβλο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε μια σαφή στρατηγική που βασίζεται κατά κύριο λόγο στη διαχείριση της ζήτησης και όχι μόνο σε πολιτικές προσφοράς ενέργειας. Δυστυχώς, οι ενεργειακοί πόροι που βρίσκονται στο έδαφος της είναι περιορισμένοι και παρά τις αξιοσημείωτες προόδους που έγιναν για άντληση συμβατικών ενεργειακών πόρων, η εξαγωγή τους παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή. Παρόλα αυτά, η εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης μειώθηκε από 60% που ήταν το 1973 σε 50% μέχρι το 1999, χάρη σε μια σειρά από πολιτικές (διαχείριση ζήτησης, καλύτερη αξιοποίηση του πετρελαίου της Βόρειας θάλασσας, αναζωογόνηση των πυρηνικών προγραμμάτων, έρευνες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.α.). Ωστόσο, σημερινές μελέτες αποδεικνύουν ότι εφόσον συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις στην ενεργειακή κατανάλωση και στην οικονομική ανάπτυξη, το ποσοστό της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από εξωτερικούς πόρους θα ανέλθει στο 70% μέχρι το 2030 [1], [2]. Στο σχήμα 5 δείχνεται αναλυτικότερα η προβλεπόμενη εξάρτηση της Ευρώπης-30 για κάθε καύσιμο ξεχωριστά.

Η Ελλάδα συγκεκριμένα είναι μια χώρα που βρίσκόταν μέχρι πρόσφατα στο στάδιο της βιομηχανικής ανάπτυξης. Για να αναφέρουμε ένα χαρακηριστικό δείκτη ανάπτυξης, το Ακάθαριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) ανά κάτοικο είναι το 45% του μέσου όρου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς ετήσιας αύξησης του Α.Ε.Π., που ήταν 7.6% για τη δεκαετία 1951-70 (έναντι 4.7% στην Ε.Ο.Κ.) και 4.7% για τη δεκαετία 1971-80 (έναντι 2.9% στην Ε.Ο.Κ.).

Φυσικό επακόλουθο τω παραπάνω είναι η ενεργειακή κατανάλωση να αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς. Για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους που αναφέρονται παραπάνω ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης ήταν 13% και στη δεύτερη περίοδο, όπου είχε μεσολαβήσει η πρώτη ενεργεική κρίση ο μέσος όρος αύξησης ήταν 3.3%. Αντίθετα στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες η κατανάλωση έχει αυξηθεί ελάχιστα ή καθόλου μετά το 1973.

Επίσης όσον αφορά στις πηγές ενέργειας, οι εγχώριες αντιστοιχούν στο 36% της κατανάλωσης, ενώ οι εισαγωγές αντιστοιχούν στο 64% της κατανάλωσης και αναφέρονται κυρίως σε εισαγωγές πετρελαίου. Στις εγχώριες πηγές συμμετέχει κυρίως ο λιγνίτης για ηλεκτροπαραγωγή. Τέλος η μεγάλη εξάρτηση της οικονομίας της χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου συνεπάγεται αρκετά μεγάλο κόστος.

Σχήμα 5: Ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης των 25 και των 5 υποψήφιων προς ένταξη χωρών ανά καύσιμο

Πηγή: COM(2000) 769 - Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής, «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», [1]

## 2.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

2.2.1 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν είχε πάντα αρνητική σημασία. Αρχικά είναι γνωστό ως το φαινόμενο αυτό που συμβάλλει στη διατήρηση της μέσης θερμοκρασίας της γης στους 15ο C αντί των -18ο C που θα επικρατούσαν σε διαφορετική περίπτωση. Έτσι λοιπόν η ικανότητα του φαινομένου  να παγιδεύει ένα μεγάλο μέρος της ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε αυτή να κινείται προς την επιφάνεια της γης, διαμέσου των ατμοσφαιρικών στρωμάτων συντελεί στη θέρμανση της γης. Στη συνέχεια το 70% της απορροφηθείσας ενέργειας από τη γήινη επιφάνεια επανακτινοβολείται προς την ατμόσφαιρα με τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Στο σημείο αυτό άρχισε να εμφανίζεται η αρνητική διάσταση του φαινομένου, καθώς η ατμόσφαιρα δεν είναι πλήρως διαπερατή εξαιτίας ορισμένων αερίων που δεσμεύουν ξανά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υπέρυθρης ακτινοβολίας και το εκπέμπουν ξανά προς τη επιφάνεια του εδάφους. Το 1896 ο Σουηδός νομπελίστας χημικός Svante υποστήριξε ότι οι εκπομπές συγκεκριμένων αερίων από ανθρωπογενείς πηγές είναι αυτές που δημιουργούν το φαινόμενο που περιγράφηκε παραπάνω με αποτέλεσμα τελικά, ενώ μεν η φωτεινή ακτινοβολία με μικρά μήκη κύματος να μεταφέρεται από την ατμόσφαιρα στη επιφάνεια του εδάφους, το δε μεγαλύτερο μέρος της εκπεμπόμενης από το έδαφος ακτινοβολίας να παγιδεύεται από τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και να μην μπορεί να διαφύγει στο διάστημα. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Σχήμα 6: Διαδικασία δημιουργίας φαινομένου του θερμοκηπίου

Πηγή: clubs.pathfinder.gr/climate/668866?album=2050...

Η σύνθεση αυτού του στρώματος των αερίων αποτελείται στην πραγματικότητα από πολλών ειδών αέρια. Τα έξι κυριότερα αέρια του θερμοκηπίου κι η συμβολή τους στις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου φαίνονται αντίστοιχα στον Πίνακα 2.1. και στο Σχήμα 7.

Πίνακας 2.1.: Τα έξι αέρια του θερμοκηπίου

| Συμβολισμός | Ονομασία |
| --- | --- |
| CO2 | Διοξείδιο του άνθρακα |
| CH4 | Μεθάνιο |
| N2O | Υποξείδιο του αζώτου |
| HFCS | Υδρογονοφθοράνθρακες |
| PFCS | Υπερφθοράνθρακες |
| SF6 | Εξαφθοριούχο θείο |

Πηγή: http://www.epcc.pref.osaka.jp/apec/eng/earth/global_warming/what.html

| Atmospheric carbon dioxide concentration | Contribution to global warming by greenhouse gases from human activities (1992) |
| --- | --- |
| Σχήμα 7: Συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα και Συμβολή κάθε αερίου στις συνολικές εκπομπές Πηγή: The APEC Virtual Center for Environmental Technology Exchange. What is Global Warming? |

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), στην οποία μετέχουν οι κορυφαίοι παγκοσμίως εμπειρογνώμονες στον τομέα του περιβάλλοντος, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,4 έως 5,8 °C μεταξύ των ετών 1990 και 2100, εφόσον δεν μεταβληθούν οι σημερινές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Στο συμπέρασμα αυτό μπορεί κανείς να καταλήξει με σχετικά απλό συλλογισμό αν αναλογιστεί ότι η δεκαετία του 1990 υπήρξε η θερμότερη δεκαετία στον πλανήτη από τα μέσα του δεκάτου εβδόμου αιώνα. Κάτι τέτοιο αυτόματα σημαίνει ότι η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να ανέλθει κατά 9 έως 88 εκατοστά κατά την ίδια χρονική περίοδο.

2.2.2 Νομοθετικές Δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου

2.2.2.1 Διεθνές επίπεδο

Όσον αφορά στα διεθνή πλαίσια που υπάρχουν μέχρι στιγμής για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής για λόγους που οφείλονται στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αυτά είναι πρώτον η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (1992) και δέυτερον το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997).

Η σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC) αποτελεί το πρώτο στην ουσία διεθνές μέτρο με το οποίο επιδιώχθηκε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Συνήφθη το Μάιο του 1992 και άρχισε να ισχύει το Μάρτιο του 1994. Σύμφωνα με αυτή, κάθε συμβαλλόμενο μέλος – κράτος έχει την υποχρέωση να θεσπίσει εθνικά προγράμματα για τον περιορισμό των εθνικών εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα απαιτείται από αυτά να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις σχετικές με την πρόοδο που επιτελούν. Η σύμβαση αυτή απαιτούσε από τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες να επιτύχουν σταθεροποίηση των δικών τους εκπομπών αερίων στα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2000.

Ωστόσο, στις 11 Δεκεμβρίου του 1997 εγκρίνεται πρωτόκολλο της UNFCCC στην Ιαπωνική πόλη Κιότο, με το οποίο τίθενται νομικά δεσμευτικά όρια στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις αναπτυγμένες χώρες και προβλέπονται καινοτόμοι μηχανισμοί υλοποίησης με βάση τις δυνάμεις της αγοράς. Ο αντικειμενικός στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές του συνόλου των έξι αερίων από τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, ώστε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2012 να βρίσκονται 5% χαμηλότερα από το επίπεδο του 1990. Τελικά, το Πρωτόκολλο του Κιότο μπήκε σε πλήρη εφαρμογή στις 16 Φεβρουαρίου του 2005 και παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα υπογραφτεί από τις Η.Π.Α., η έναρξή του σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Επίσης, το πρωτόκολλο έχει θεσπίσει 3 ευέλικτους μηχανισμούς  (The Kyoto Mechanisms), που έχουν αντικειμενικό σκοπό να μειώσουν το κόστος επίτευξης των στόχων του Κιότο. Συγκεκριμένα, οι ευέλικτοι μηχανισμοί επιτρέπουν στις χώρες του παραρτήματος Ι (Annex Ι countries – χώρες οι οποίες έχουν δεσμευτεί να μειώσουν σε κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό η κάθε μία της εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου) να εκπληρώσουν μέρος των δεσμεύσεων για τα όρια εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αγοράσουν μειώσεις εκπομπών, είτε μέσω της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων εκπομπών, είτε επενδύοντας σε έργα φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι ευέλικτοι μηχανισμοί του Κιότο είναι οι εξής :

- Προγράμματα από Κοινού (ΠΚ): Ο μηχανισμός προβλέπει ότι μια χώρα του Παραρτήματος Ι μπορεί να εξασφαλίσει Μονάδες Μείωσης Εκπομπών (ΜΜΕ) με την εφαρμογή προγράμματος, το οποίο μειώνει τις εκπομπές σε μια χώρα επίσης του Παραρτήματος Ι.

- Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ): Επιτρέπει σε μια χώρα του παραρτήματος Ι να επενδύσει σε ένα πρόγραμμα μείωσης των αερίων θερμοκηπίου σε μια χώρα που δεν ανήκει στο Παράρτημα Ι και ως συνέπεια να καρπωθεί μια ποσότητα Βεβαιωμένων Μειώσεων Εκπομπών (ΒΜΕ).

- Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΔΔΕ) επιτρέπει σε χώρες που δεν έχουν δεσμεύσεις για τις εκπομπές τους να πουλήσουν ένα μέρος των δικαιωμάτων εκπομπών τους στις χώρες που έχουν δέσμευση να πετύχουν τη μείωση των εκπομπών τους.

2.2.2.2. Ευρωπαϊκή Ένωση

Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της έχουν συμφωνήσει σε διαφορετικά μεταξύ τους επιμέρους ποσοστά μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αρκεί οι συνολικές τους εκπομπές να παραμείνουν 8% κάτω από τα επίπεδα του 1990. Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή των επιτρεπόμενων μειώσεων των αερίων του θερμοκηπίου για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε με τη συμφωνία καταμερισμού των αντίστοιχων «βαρών» (BSA-burden sharing agreement) τον Ιούνιο του 1998 κι οι υποχρεώσεις ανά κράτος φαίνονται στον πίνακα 2.2.

Πίνακας 2.2.: Καταμερισμός “βάρους” στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15

| Χώρα | Στόχος % για την περίοδο 2008-2012 | Χώρα | Στόχος % για την περίοδο 2008-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Βέλγιο | -7,5 | Λουξεμβούργο | -28 |
| Δανία | -21 | Ολλανδία | -6 |
| Γερμανία | -21 | Αυστρία | -13 |
| Ελλάδα | +25 | Πορτογαλία | +27 |
| Ισπανία | +15 | Φινλανδία | 0 |
| Γαλλία | 0 | Σουηδία | +4 |
| Ιρλανδία | +13 | Μεγάλη Βρετανία | -12,5 |
| Ιταλία | -6,5 | ΕΕ-15 | -8 |

Πηγή: http://www.climnet.org/resources/euburden.htm

Στις 13 Οκτωβρίου 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2003/87/ΕΚ, η οποία καθιερώνει ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της ΕΕ προκειμένου να προωθήσει τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  Τέλος, το καλοκαίρι του 2004 υιοθετήθηκε η οδηγία 2004/101/ΕΚ που έχει συμπληρωματικό και διορθωτικό χαρακτήρα επί της προηγούμενης σχετικής οδηγίας (2003/87/ΕΚ) αφού περιέχει αρκετές τροποποιητικές διατάξεις πάνω στην υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της ΕΕ, ενώ, παράλληλα, συνδέει το ήδη υπάρχον σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου με τους υπόλοιπους ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, θέτοντας στην ουσία τις βάσεις για την δημιουργία εσωτερικών μηχανισμών μέσα στην ίδια την Κοινότητα παρόμοιων με αυτών του Πρωτοκόλλου (ΠΚ, ΜΚΑ). Έτσι, η νέα οδηγία επιτρέπει σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκτελέσουν έργα που οδηγούν στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να καρπωθούν οι ίδιες της μειώσεις των εκπομπών που επιτεύχθηκαν [3].

## 2.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.3.1 Η Ευρωπαϊκή πολιτική

Η Ευρωπαϊκή ένωση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως στην αγορά ενέργειας, καθώς και σε συμφωνία με τις δεσμεύσεις της ως προς τα νομοθετικά πλαίσια σχετικά με το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου κατέληξε στην υιοθέτηση πολιτικής γραμμής εξοικονόμησης ενέργειας. Η οικονομικά αποδοτική εξοικονόμηση ενέργειας συνεπάγεται, για την ΕΕ, μικρότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, μεγαλύτερο σεβασμό του περιβάλλοντος και μειωμένη δαπάνη για την κοινοτική οικονομία σε μια εποχή αυξημένης ανταγωνιστικότητας. Ο περιορισμός των ενεργειακών αναγκών αποτελεί επομένως στόχο πολιτικής που θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του θεματολογίου της Λισσαβόνας, δίνοντας ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Η πολιτική ενεργειακής απόδοσης συνεπάγεται επίσης σημαντική εξοικονόμηση για την ενεργειακή δαπάνη των νοικοκυριών, επομένως έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια και τις Μεταφορές δημοσίευσε πρόσφατα ένα έγγραφο με τίτλο «Οι Ευρωπαϊκές Προτεραιότητες για την Ενέργεια-Κατευθυντήριες Γραμμές για τα σχέδια της Επιτροπής για το 2005», όπου περιγράφονται οι έξι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο μέσο-βραχυπρόθεσμο μέλλον. Πρώτη μεταξύ αυτών είναι η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

2.3.2 Ο ρόλος τους στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας

Η δημιουργία μιας ενιαίας, κοινοτικής αγοράς ενέργειας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ενεργειακής πολιτικής και υπήρξε πάντοτε βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όπως συνέβη και στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στο πεδίο της ενέργειας πρόκειται να κάνει την ευρωπαϊκή οικονομία περισσότερο ανταγωνιστική. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’90 η ευρωπαϊκή βιομηχανία πλήρωνε κατά μέσο όρο για τις ανάγκες της σε ηλεκτρισμό 40% περισσότερο από τις ανταγωνιστικές της βιομηχανίες στις Η.Π.Α. Ωστόσο, η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας αναγνωρίζει εκτός από την ανάγκη για οικονομική ανταγωνιστικότητα και άλλες βασικές παραμέτρους, όπως είναι η ενεργειακή ασφάλεια κι η προστασία του περιβάλλοντος. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εγγυηθούν με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας συγκαταλέγονται το αναφαίρετο δικαίωμα για σύνδεση στο ενεργειακό δίκτυο, οι κανόνες σε περιόδους επισκευών, οι απαιτήσεις για ανάπτυξη του ενεργειακού δικτύου κι άλλες υποχρεώσεις που εξασφαλίζουν την αδιάκοπη παροχή ενέργειας [1].

Μπορεί λοπόν να ισχυριστεί κανείς ότι η απελευθέρωση στην αγορά ενέργειας θέτει νέα δεδομένα και προοπτικές όσον αφορά στην εξοικονόμηση, αφού το πλαίσιο λειτουργίας των παραγωγών ενέργειας γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό και η Ευρωπαϊκή ένωση με το κοινό νομοθετικό πλαίσιο μπορεί από κοινού να διαχειριστεί θέματα ενεργειακής διαχείρισης και να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα. Αρχικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η πτώση που έχει επέλθει στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων με την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας αποτελεί από μόνη της μια σπουδαία επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές στους βιομηχανικούς καταναλωτές έχουν μειωθεί 15% κατά μέσο όρο, ενώ σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπως στη Γερμανία, η πτώση αυτή αγγίζει ακόμα και το 45%. Δεδομένων των ριζικών αλλαγών που οφείλονται στην απελευθέρωση των αγορών και την περιβαλλοντική διαχείριση τα κόστη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν μεταβληθεί κατά πολύ. Στον πίνακα 2.5 δείχνονται τα κόστη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh για διαφορετικές τεχνολογίες [1].

Πίνακας 2.3: Κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από διαφορετικές τεχνολογίες

| Τεχνολογία Παραγωγής | Κόστος παραγωγής (cents/kWh) |
| --- | --- |
| Άνθρακας (εισαγόμενος) | 3,29 |
| Άνθρακας (ντόπιος, με επιχορηγήσεις) | 4,20 |
| Φυσικό αέριο (CCGT)* | 3,18 |
| Πυρηνική ενέργεια | 4,51 |
| Αιολική ενέργεια (με επιχορηγήσεις) | 4,46 |

* CCGT= Combined Cycle Gas Turbines, Αεριοστρόβιλοι συνδυασμένου κύκλου

Πηγή: COM(2000) 769 - Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής, «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», [2]

Πρέπει να σημειωθεί για τον παραπάνω πίνακα ότι τα κόστη παραγωγής από διαφορετικά κράτη μέλη έχουν σταθμιστεί ανάλογα με το ποσό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα κόστη είναι βασισμένα σε ένα βαθμό αξιοποίησης 7000 ωρών το χρόνο.

Για να δειχθέι ακριβώς η διαφοροποίηση που επήλθε με την απελευθέρωση της αγοράς όσον αφορά τον ανταγωνισμό παραθέτουμε ακολούθως τον Πίνακα, όπου δίνονται η κατάσταση απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που επικρατούσε μέχρι και το 2003 [4].

Πίνακας 2.4: Κατάσταση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη των 25 έως και το 2003.

| Χώρα | Άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού | Άνοιγμα αγοράς φυσικού αερίου | Χώρα | Άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού | Άνοιγμα αγοράς φυσικού αερίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βέλγιο | 80% | 83% | Λιθουανία | 17% | 80% |
| Κύπρος | 0% | - | Λουξεμβούργο | 57% | 72% |
| Τσεχία | 30% | 0% | Μάλτα | 0% | - |
| Δανία | 100% | 100% | Κάτω Χώρες | 63% | 60% |
| Γερμανία | 100% | 100% | Αυστρία | 100% | 100% |
| Ελλάδα | 34% | - | Πολωνία | 51% | 34% |
| Ισπανία | 100% | 100% | Πορτογαλία | 45% | - |
| Εσθονία | 10% | 80% | Σλοβενία | 41% | 33% |
| Γαλλία | 37% | 37% | Σλοβακία | 64% | 50% |
| Ουγγαρία | 30% | 0% | Φινλανδία | 100% | - |
| Ιρλανδία | 56% | 85% | Σουηδία | 100% | 51% |
| Ιταλία | 66% | 100% | Ηνωμένο Βασίλειο | 100% | 100% |
| Λευκορωσία | 11% | 0% |  |  |  |

Πηγή: Policy Review of Renewable Energy Sources and Energy Efficiency in the European Union and its Member States, [4]

Σε συνέχεια των παραπάνω και συνδυάζοντας την εξοικονόμηση ενέργειας με την έννοια της ενεργειακής απόδοσης είναι προφανές ότι η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς έχει προσδώσει στη ζήτηση για ενέργεια ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο με πολλαπλές πτυχές και αποχρώσεις. Είναι, πλέον, σαφές ότι η νέα, απελευθερωμένη αγορά ενέργειας προκαλεί πρωτοφανή φαινόμενα και τάσεις και, συνεπώς, εισάγει ένα νέο τρόπο οπτικής του ενεργειακού τοπίου, που θα πρέπει πλέον να εξετάζεται όχι μόνο από τη σκοπιά της παραγωγής ενέργειας, αλλά κι από αυτή της διαχείρισης της ζήτησης.

Αρχικά, ο πρωταρχικός ρόλος της εξοικονόμησης ενέργειας στο νέο ενεργειακό περιβάλλον συνίσταται στην αυτονόητη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Μολονότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί η δυνητική αυτή εξοικονόμηση, όσον αφορά το νέο ενεργειακό εξοπλισμό και ενεργειακές υπηρεσίες, η Ευρώπη ηγείται παγκοσμίως στο συγκεκριμένο πεδίο, ενώ οι ενεργειακές υπηρεσίες είναι σε μεγάλο βαθμό τοπικού χαρακτήρα [1].

Ακόμα, ως γνωστόν, το άνοιγμα των αγορών ώθησε πολλές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πρακτικές αύξησης της ενεργειακής τους απόδοσης και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (η εισαγωγή των αεριοστρόβιλων συνδυασμένου κύκλου στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα). Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση του ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα κι όχι μόνο, αλλά κι η πτώση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων προς όφελος των καταναλωτών. Επίσης, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας εξαιτίας των μειώσεων στην τιμή συγκαταλέγεται σε ένα ποσοστό της τάξης του 10-20% με αποτέλεσμα η εξοικονόμηση ενέργειας όχι μόνο να επιδρά θετικά στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και να απελευθερώνει επιπλέον οικονομικούς και υλικούς πόρους για άλλου είδους δραστηριότητες. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας κι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης προσδίδουν περισσότερη ευελιξία στο σημερινό ενεργειακό περιβάλλον και δικαιολογημένα θεωρούνται ως ένας επιπρόσθετος ενεργειακός πόρος-άλλωστε ως τέτοια συμπεριλαμβάνονται στα σύγχρονα ενεργειακά μοντέλα.

Ωστόσο, ο ρόλος της εξοικονόμησης ενέργειας στη νέα, απελευθερωμένη αγορά ενέργειας είναι πολυδιάστατος. Όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί ένα από τα καλύτερα και αποτελεσματικότερα εργαλεία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων των διάφορων ενεργειακών επιχειρήσεων, καθιστώντας τις έτσι περισσότερο «πράσινες». Μάλιστα, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται πλέον ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις σε όλους τους κατασκευαστικούς τομείς να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, ενώ έχουν οριστεί και συγκεκριμένες μέθοδοι μέτρησης αλλά και δείκτες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στα νέα αυτά μέτρα [1]. Συνεπώς, η εξοικονόμηση ενέργειας (μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές) είναι αναμφίβολα ο ταχύτερος, αποτελεσματικότερος και οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος και για τον περιορισμό αερίων του θερμοκηπίου και θα συμβάλλει με μείζονα τρόπο στις μακροπρόθεσμες κοινοτικές προσπάθειες για καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωση της για την αλλαγή του κλίματος, η Επιτροπή συμπέρανε ότι ποσοστό 50% της μελλοντικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να επιτευχθεί με βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενώ και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αναγνωρίζουν πλήρως τον ουσιώδη ρόλο της ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος [4].

Εντούτοις, η σημαντικότερη σύνδεση της εξοικονόμησης ενέργειας με τη νέα, απελευθερωμένη αγορά ενέργειας είναι η δημιουργία μιας ολόκληρης, κοινοτικής αγοράς ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακών υπηρεσιών, βασικές αρχές της οποίας θεσμοθετήθηκαν με την οδηγία 2003/739/ΕΚ. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι υπάρχουν πολυάριθμες εταιρείες που παρέχουν λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και αμείβονται βάσει της εξοικονόμησης ενέργειας ( “ESCOs”- εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών ). Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των ESCOs αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση πολλών συμπληρωματικών οικονομικά αποδοτικών έργων ενώ μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ διαφόρων παραγόντων στην πλευρά παροχής ενέργειας και τεχνολογίας καθώς και μεταξύ των καταναλωτών ενέργειας. Μάλιστα, η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μια βασική συνισταμένη των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις της απελευθερωμένης αγοράς με τη μορφή ενεργειακών επιθεωρήσεων, παροχής συμβουλών, τεχνικών οδηγιών και προτάσεων, αλλά και καινοτόμων τιμολογίων με πρόσθετες πληροφορίες πέραν των σχετιζόμενων με την καταναλισκόμενη ενέργεια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις βασικότερες αρμοδιότητες του εκάστοτε εθνικού διαχειριστή του ενεργειακού συστήματος μιας χώρας είναι κι η εξασφάλιση της τήρησης όλων των υποχρεωτικών προτύπων εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά κι η εφαρμογή πρόσθετων μέτρων με τρόπο που δε θα επηρεάζουν, όμως, τη διαμόρφωση της αγοράς και δε θα επιβάλλουν προσκόμματα στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι βασικότεροι άξονες σύνδεσης της εξοικονόμησης ενέργειας στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας [5].

Σχήμα 8: Σύνδεση της εξοικονόμησης ενέργειας με την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας

2.3.2 Η συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development) αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών το 1987. Η βιώσιμη ανάπτυξη στην ουσία αποτελεί ένα όραμα προόδου που συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αναφέρεται δηλαδή στην οικονομική μεγέθυνση που χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες ευημερίας των κοινωνιών, με τέτοιο τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς όμως να υποθηκεύει τις προοπτικές της ανάπτυξης των μελλοντικών γενεών. Η βιώσιμη ανάπτυξη προσφέρει ένα όραμα μιας κοινωνίας πιο δίκαιης και εύπορης, η οποία υπόσχεται ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο και πιο υγιές περιβάλλον, θέτοντας έτσι τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Με μια φράση θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι απαιτείται η οικονομική ανάπτυξη να υποστηρίζει την κοινωνική πρόοδο.

Συνοπτικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι βασικοί στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι οι ακόλουθοι:

- Η ισορροπημένη και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη

- Τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης και η κοινωνική ανάπτυξη

- Το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων

- Η δραστική διεθνής συνεργασία για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως [3].

Η εξοικονόμηση ενέργειας (και γενικότερα η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας) αποτελεί ένα σύγχρονο και πολλά υποσχόμενο εργαλείο στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Οι στρατηγικές και οι τεχνολογίες που πλαισιώνουν τις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν πλέον βασικά, δομικά στοιχεία στο σχεδιασμό των σημερινών ενεργειακών –κι όχι μόνο- πολιτικών. Στη συνέχεια γίνεται μια περιεκτική αναφορά στη συνεισφορά της εξοικονόμησης ενέργειας στην επίτευξη κάθε ξεχωριστού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο Σχήμα 9 δείχνεται παραστατικά ο τρόπος με τον οποίο η εξοικονόμηση ενέργειας επιδρά στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχήμα 9: Η επίδραση των πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχος 1.: Η ενεργειακή εξοικονόμηση (κι η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης ενώ αποτελεί και το βασικότερο εργαλείο διαχωρισμού της ενεργειακής κατανάλωσης από τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, η εισαγωγή μεθόδων και πρακτικών για αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας τα τελευταία 35 χρόνια στην Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ με ρυθμούς σαφώς μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους ρυθμούς αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης, δηλαδή παρατηρείται συνεχιζόμενη και διαρκής μείωση του μεγέθους της ενεργειακής έντασης τις τρεις τελευταίες δεκαετίες.

Το Σχήμα 10 δείχνει διαγραμματικά τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του ΑΕΠ, της ενεργειακής ζήτησης και της ενεργειακής έντασης στην Ευρώπη για αυτή την περίοδο (όπου η βασική τιμή ισούται με 100 και αντιστοιχεί στο έτος 2000).

Σχήμα 10: Μακροπρόθεσμη εξέλιξη του ΑΕΠ, της ενεργειακής ζήτησης και της ενεργειακής έντασης στην ΕΕ-25

Πηγή: COM(2005) 265 – Πράσινη Βίβλος «για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα» - [2]

Από το παραπάνω σχήμα προκύπτεί ότι η μέση μείωση της ενεργειακής εντάσεως είναι 1,6% ετησίως.

Ουσιαστικά η συμβολή της εξοικονόμησης ενέργειας στην ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη έγκειται στο ότι αποτελεί έναν επιπλέον ενεργειακό πόρο, αυξάνοντας έτσι τα περιθώρια ευελιξίας και τις επιλογές της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και καθιστά την Ευρώπη περισσότερο ανεξάρτητη από αυτή την άποψη. Λόγω της δυνατότητάς της να συμβάλει στη διαχείριση ενεργειακών «κρίσεων», η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ένα αποτελεσματικό μηχανισμό ανάσχεσης του πληθωρισμού και του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου της Ευρώπης, ενώ παράλληλα μειώνει την εξάρτηση της Ευρώπης από περιορισμένους ενεργειακούς πόρους.

Στόχος 2.: Η αστάθεια που προκύπτει από μια ενδεχόμενη ενεργειακή ανεπάρκεια, είτε αυτή οφείλεται σε διακυμάνσεις των τιμών, είτε σε διαταραχή με τις χώρες παραγωγούς ή κάποιο άλλο γεγονός, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σοβαρή κοινωνική αναστάτωση. Λόγως της εκτεταμένης εξάρτησης της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν ότι αυτοί που πρώτοι πλήττονται από τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου (π.χ. ταξιτζήδες, φορτηγατζήδες, εφοπλιστές, απλοί ιδιώτες κλπ) καταφεύγουν σε απεργίες ή αντιδεοντολογικές σωματειακές κινήσεις (π.χ. αύξηση των κομίστρων). Άλλωστε, δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι δύο πρώτες πετρελαϊκές κρίσεις συνέβαλαν σημαντικά στον τερματισμό της πλήρους απασχόλησης. Όπως είναι φυσικό η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο μηχανισμό πρόληψης  και κατευνασμού αυτών των κρίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο ισχυρός αντίκτυπος στην απασχόληση που προκύπτει από επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης οφείλεται στο συνδυασμένο αποτέλεσμα δύο χωριστών αποτελεσμάτων. Το ένα είναι το λεγόμενο "αποτέλεσμα επανατοποθέτησης" των επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στον έμμεσο αντίκτυπο από την επανεπένδυση της εξοικονόμησης χρηματοοικονομικών πόρων που προκύπτουν από μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Αφορά τα δύο τρίτα του συνολικού αντίκτυπου στην απασχόληση. Το άλλο αποτέλεσμα είναι ο άμεσος αντίκτυπος των επενδύσεων αυτών και προέρχεται από την απαιτούμενη εργασία για την εφαρμογή των αρχικών επενδύσεων για ενεργειακή απόδοση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επενδύσεις όπως η ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων. Πολλές από αυτές τις επενδύσεις έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι απαιτούν ένταση εργασίας, διαθέτουν τοπικό και περιφερειακό αντίκτυπο, καθώς και συνεπάγονται σχετικά περιορισμένης κλίμακας εισαγωγές.

Υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις σχετικά με τον πιθανό αριθμό θέσεων εργασίας που μπορεί να δημιουργηθεί στην ΕΕ από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Οι εκτιμήσεις αυτές παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, ανάλογα με το μέγεθος, τη διάρκεια και τους τύπους των πραγματοποιούμενων επενδύσεων. Από έναν κατά προσέγγιση υπολογισμό, βάσει της αξίας της εξοικονομούμενης ενέργειας για δεκαετή ετήσια αύξηση ύψους 1% σε ενεργειακή απόδοση, προκύπτει ότι τούτο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα πάνω από 2.000.000 ανθρωποέτη απασχόλησης, εφόσον οι εν λόγω επενδύσεις πραγματοποιηθούν, π.χ., υπό κατάλληλους όρους στον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων. Οι εκτιμήσεις αυτές, μάλιστα, επιβεβαιώνονται από άλλες μελέτες [1].

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι νέες απαιτήσεις στα κράτη μέλη για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αναμένεται να έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, στον τομέα των κατασκευών. Ταυτόχρονα, η απαίτηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με μελλοντικές οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, πολλές από τις οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Αύξηση στην απασχόληση αναμένεται επίσης να προκύψει από την απαίτηση που αφορά την επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Μολονότι δεν είναι ακόμα διαθέσιμες εκτιμήσεις σε επίπεδο ΕΕ από τα άμεσα αποτελέσματα των απαιτήσεων αυτών στην απασχόληση, όπως προκύπτει από ενδείξεις, τα κράτη μέλη θα χρειαστούν στο σύνολό τους περίπου 30.000 νέους εμπειρογνώμονες για πιστοποίηση και επιθεώρηση όταν θα έχει εναρμονισθεί πλήρως η εθνική νομοθεσία [1].

Στόχος 3.: Όπως αναλύθηκε εκτενέστερα και προηγούμενα όλες οι πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνουν οπωσδήποτε μια περιβαλλοντική διάσταση. Η εξοικονόμηση ενέργειας προλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό διάφορες περιβαλλοντικές ζημιές που συμβαίνουν στην ενεργειακή αλυσίδα, είτε ως ατυχήματα (διαρροές πετρελαίου, πυρηνικά ατυχήματα, διαρροές μεθανίου κ.α.), είτε ως αποτελέσματα ρυπογόνων εκπομπών (αστική ρύπανση, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου). Έτσι, το σύνολο των μέτρων των σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας (υποχρεωτικά πρότυπα, ετικέτες, επιθεωρήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ.) αποσκοπούν στην επίτευξη αυτού του στόχου, με την ελάχιστη δυνατή οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση. Οι βασικότεροι άξονες στους οποίους επενεργεί η εξοικονόμηση ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ο κλάδος των μεταφορών, ο οικολογικός σχεδιασμός των ηλεκτρικών συσκευών, το κοινοτικό σύστημα οικο-σήματος κι ο περιορισμός κατανάλωσης στερεών καυσίμων από τις βιομηχανίες.

Στόχος 4.: Πέρα από γεωπολιτικούς και στρατηγικούς σκοπούς η συνεισφορά της ενεργειακής απόδοσης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών είναι ένας περαιτέρω λόγος ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί ενεργά στην καθιέρωση και θέσπιση προτύπων ενεργειακής απόδοσης. Απόδειξη των παραπάνω είναι το γεγονός ότι στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ, δρομολογήθηκε μια ενεργειακή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ορίζει το πολιτικό πλαίσιο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες για θέματα ασφάλειας, όπου όπως είναι φυσικό η ενεργειακή απόδοση είναι σημαντικός συντελεστής. Εξαιτίας των σχετικά αδύναμων οικονομιών, οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι εξαιρετικά ευάλωτες στις αυξήσεις των τιμών ενέργειας, έτσι οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής η αύξηση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να έχει σημαντικά ισχυρότερο αρνητικό αντίκτυπο από ό,τι σε χώρες του ΟΟΣΑ, καθώς και στα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού και της Καραϊβικής οι υψηλές τιμές του εισαγόμενου πετρελαίου επιδεινώνονται λόγω των μικρών αγορών και των μεγάλων αποστάσεων. Επιπλέον, ποσοστό έως 95% του πληθυσμού εξαρτάται από τη χρήση παραδοσιακής βιομάζας για μαγείρεμα και θέρμανση, που χρησιμοποιείται με χαμηλή ενεργειακή απόδοση και δημιουργεί προβλήματα για την υγεία. Το δυναμικό των αναπτυσσόμενων χωρών για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι σημαντικό και θα δοθεί, οπωσδήποτε, περισσότερη προσοχή στη συνεργασία με τις εν λόγω χώρες.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, στον οποίο παρατηρούνται σημαντικές απώλειες, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία υπολογισμού και υποστήριξης των ενεργειακών καταναλώσεων, μέσω της διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου και της παροχής συμβουλών. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα υπάρχοντα συστήματα -εργαλεία και για κάθε ένα καταγράφονται ο σκοπός της χρήσης του, με σύντομη περιγραφή των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του, η μεθοδολογία και ο τρόπος εφαρμογής του, καθώς και το κόστος απόκτησης και χρήσης του με πιλοτικές εφαρμογές σε ευρωπαϊκές χώρες.

## 3.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

3.2.1 Το Σύστημα XENIOS

(Development of an Audit Tool for Hotel Buildings and the Promotion of RUE and RES)

3.2.1.1 Σκοπός

Το σύστημα XENIOS [9] ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2003, χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφοράς) και απευθύνεται σε ξενοδόχους, μηχανικούς και αρχιτέκτονες, με σκοπό την υποστήριξη στην παρακολούθηση της λειτουργίας των ξενοδοχείων, στα πλαίσια της βέλτιστης ενεργειακής αποδοτικότητας. Ως στόχο έχει την ανάπτυξη μεθοδολογίας που θα υλοποιεί μια πρώτη αξιολόγηση του κτιρίου σε χρονικό διάστημα 2-3 ημερών και θα υποστηρίζει την οικονομικώς αποδοτικότερη ανακαίνιση των ξενοδοχειακών μονάδων, σε συνδυασμό με εφαρμογή βιώσιμων μέτρων και σεβασμό στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους της περιοχής, ελαχιστοποιώντας το ενεργειακό λειτουργικό κόστος.

3.2.1.2 Περιγραφή Λειτουργιών – Δυνατοτήτων

Αρχικά όσον αφορά στην περιγραφή του παραπάνω εργαλείου αυτή βασίζεται σε ένα πρώτο επίπεδο στη συλλογή δεδομένων της ξενοδοχειακής μονάδας, είτε με επιτόπου καταγραφή από τον ενεργειακό επιθεωρητή, είτε με αποστολή ερωτηματολογίων στους ενοίκους του ξενοδοχείου. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων με τη βοήθεια του λογισμικού και τέλος η σύνταξη της τεχνικής έκθεσης και η πρόταση εφαρμογής κατάλληλων σεναρίων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων που προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο, με την εισαγωγή ενός νέου κτιρίου προς μελέτη, καθίσταται δυνατή η εξέταση των παρακάτω πεδίων:

- Χαρακτηριστικά Δεδομένα του Προγράμματος (Project Characteristic Data)

- Ερωτηματολόγιο για την Εσωτερική Ποιότητα Περιβάλλοντος (Indoor Environmental Quality Questionnaire)

- Διάγνωση Φθοράς (Deterioration Diagnosis)

- Ενεργειακοί Υπολογισμοί (Energy Calculations)

- Γραφική Παράσταση Κόστους Φθοράς (Deterioration- Cost Round Graph)

- Σενάρια Κατασκευών (Scenario Construction)

- Εκθέσεις (Reports)

Όπως είναι φυσικό τα ξενοδοχεία είναι σύνθετες δομές που αποτελούνται από διαφορετικούς  λειτουργικούς χώρους και προκειμένου να εφαρμοστεί η μεθοδολογία υιοθετείται η έννοια των μακροστοιχείων, δηλαδή των γενικότερων κατηγοριών στις επιμέρους μονάδες του ξενοδοχείου, όπως είναι τα δωμάτια ξενοδοχείων, τα εστιατόρια, τα λόμπι, η κουζίνα κ.λ.π. και στη συνέχεια τα μακροστοιχεία αποτελούνται από επιμέρους στοιχεία που είναι οι δομικές μονάδες, όπως είναι οι τοίχοι, τα πατώματα, οι μονάδες φωτισμού κ.λ.π. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η μεθοδολογία σε κάθε μακροστοιχείο και τέλος το λογισμικό παραθέτει τα προτεινόμενα σενάρια μαζί με το κόστος κατασκευής, την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί και τον χρόνο αποπληρωμής της επένδυσης. Τα προτεινόμενα σενάρια επέμβασης, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ομαδοποιούνται στις πέντε ομάδες εκθέσεων του εργαλείου που είναι οι ακόλουθες:

- Γενικά στοιχεία κτιρίου,

- Έκθεση διάγνωσης,

- Βασικό σενάριο ανακαίνισης,

- Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος και

- Δράσεις ανακαίνισης.

Έτσι ο χρήστης μπορεί να συνθέσει μια ολοκληρωμένη έκθεση με τα αποτελέσματα του προγράμματος.

3.2.1.3 Μεθοδολογία και Τρόπος Εφαρμογής

Η μεθοδολογία του εργαλείου XENIOS βασίζεται στις υπάρχουσες μεθοδολογίες για αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα διαμερίσματα (EPIQR) και στα γραφεία (TOBUS). Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2003, χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφοράς) για το πρόγραμμα ALTENER.

Το εργαλείο XENIOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή κατά την επίσκεψη του στο ξενοδοχείο ως υποστηρικτικό βοήθημα. Με αυτό τον τρόπο, συλλέγονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να γίνει η απαραίτητη διάγνωση. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κρατήσει τις προσωπικές του σημειώσεις για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις συζητώντας με το τεχνικό προσωπικό.

Το πρόγραμμα εστιάζει στις νότιες ευρωπαϊκές, χώρες λόγω των κοινών τυπολογιών ξενοδοχείων και χαρακτηριστικών, τα οποία είναι:

- Κλιματολογικές συνθήκες και μεγάλη διαθεσιμότητα ηλιακών πηγών

- Έλλειψη συμβατικών πηγών ενέργειας, ειδικά το καλοκαίρι

- Περιβαλλοντικές ανησυχίες και  προβλήματα φυσικών πόρων (π.χ. έλλειψη γλυκού νερού) ειδικά στα νησιά

- Παραθαλάσσιες περιοχές και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένα τουριστικά θέρετρα

Ωστόσο, η δομή της μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιβαλλοντική επιθεώρηση, αξιολόγηση και υπολογιστικά εργαλεία, μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία.

Η μεθοδολογία βασίζεται στα εξής στάδια:

- Συλλογή δεδομένων για την ξενοδοχειακή μονάδα, είτε με επιτόπου καταγραφή από τον επιθεωρητή είτε με αποστολή ερωτηματολογίου στους ενοίκους

- Ανάλυση/ επεξεργασία δεδομένων με τη βοήθεια του λογισμικού

- Τεχνική έκθεση και πρόταση εφαρμογής κατάλληλων σεναρίων για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

Σχήμα 11: Η μεθοδολογία του XENIOS

3.2.1.4 Πιλοτικές εφαρμογές – Κόστος απόκτησης και χρήσης

Οι συντονιστές του προγράμματος είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΕθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών		Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι συμμετέχοντες φορείς στο XENIOS είναι οι ακόλουθοι:

- TERRA NOVA LTD, Ελλάδα

- Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB), Γαλλία

- Collegi d’ Aparelladors Arquitectes Tecnics de Barcelona (CAATB), Ισπανία

- CONPHOEBUS S.p.a. Gruppo Enel, Ιταλία

- Municipality of Calvia, Ισπανία

- Δήμος Καλλιθέας (Ρόδος), Ελλάδα

- ASHOPAMA, Ισπανία

- Govern de les Illes Balears-Consellaria d’ Innovacio In Energia (DG d’ Energia), Ισπανία

- NUEVA NUINSA S.L.U, Ισπανία

Το πρόγραμμα XENIOS διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών  http://env.meteo.noa.gr/xenios, μαζί με τις οδηγίες χρήσεις και άλλες πληροφορίες.

3.2.2 Το σύστημα EPA – NR

Energy Performance Assessment for Existing Non Residential Building)

3.2.2.1 Σκοπός

Το σύστημα EPA-NR [10] αναπτύχθηκε με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας εφαρμογής της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (EPBD), κυρίως αυτών του τριτογενούς τομέα. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε υπάρχοντα κτίρια του τριτογενούς τομέα ως υποστηρικτικό εργαλείο στην παρακολούθηση της λειτουργίας τους σε ενεργειακά αποδοτικά επίπεδα. Επίσης, έχει τη δυνατότητα πιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, καθώς και παράθεσης επιπρόσθετων συμβουλών ενεργειακής διαχείρισης. Το EΡΑ-NR συνδέει ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης μεταξύ των κρατών μελών (συνεργάτες, εθνικές επιτροπές, πιθανούς τελικούς χρήστες της μεθόδου, φορείς χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης, δράστες βιομηχανίας και χώρες παρατηρητών), έτσι ώστε μπορούν να ωφεληθούν από την εμπειρία του καθενός, ώστε να παρακαμφθούν στο μέλλον κενά και εμπόδια. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, εφόσον οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

3.2.2.2 Περιγραφή Λειτουργιών – Δυνατοτήτων

Η αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων κτιρίων κατοικιών (EPA-ED) και κτιρίων τριτογενούς τομέα (EPA-NR) βασίζονται σε μια κοινή μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει ένα λογισμικό και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τους υπεύθυνους σχεδιασμού πολιτικής και εμπειρογνώμονες, που ασχολούνται με την ενεργειακή πιστοποίηση υφιστάμενων κτιρίων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΑΚ 91/2002.

Το εργαλείο αποτελείται από τον υπολογιστικό πυρήνα και το περιβάλλον εργασίας για το χρήστη, όπου εισάγονται τα δεδομένα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να διαφέρει ανά χώρα ή περιοχή των κρατών-μελών, αρκεί η προγραμματιστική γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του νέου περιβάλλοντος να ικανοποιεί τα υπολογιστικά πρότυπα του πυρήνα σε XML. Έτσι διατηρούνται οι βασικοί αλγόριθμοι υπολογισμού παράλληλα με τις τοπικές προσαρμογές στη διεπαφή.

Η υπολογιστική διαδικασία απαιτεί την καταχώρηση παραμέτρων εισαγωγής, που ποικίλλουν από την περιγραφή της κατοικίας μέχρι τις κλιματικές συνθήκες και τις δαπάνες επένδυσης. Κάποιες είναι αριθμητικές, ενώ άλλες εκφράζονται με τη μορφή ετικέτας π.χ. το όνομα του κτιρίου, και προωθούνται κατευθείαν στα αποτελέσματα. Επιπλέον οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται συχνά καταχωρούνται σε εθνικές βιβλιοθήκες, των οποίων την ευθύνη φέρνουν οι εκάστοτε χώρες.

Γενικά στις μεθοδολογίες των ενεργειακών επιθεωρήσεων EPA, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει και να αξιολογήσει διάφορα σενάρια επεμβάσεων από το κέλυφος των κτιρίων, όπου προτείνονται εργασίες ανακατασκευής σε τοίχους, οροφές, δάπεδα, ανοίγματα, παράθυρα κλπ μέχρι τις εγκαταστάσεις εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης ή σε παθητικά και ενεργητικά συστήματα. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται στα εξής βήματα:

- Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης.

- Διαμόρφωση σεναρίου με τον καθορισμό επεμβάσεων και νέος υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης.

- Υπολογισμός της εξοικονόμησης (διαφορά μεταξύ της υπάρχουσας και της νέας κατάστασης).

- Υπολογισμός του κόστου επεμβάσεων.

- Υπολογισμός του χρόνου αποπληρωμής.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία EPBD, το EPA-NR εξετάζει την ενεργειακή κατανάλωση σε επίπεδο θερμικών χαρακτηριστικών, εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, εσωτερικού θερμού νερού, εξαερισμού, φωτισμού αλλά και τη θέση και τον προσανατολισμό του κτιρίου ή την παρουσία παθητικών ηλιακών συλλεκτών.

Καταρχήν, ζητούνται κάποια γενικά στοιχεία του κτιρίου, όπως η συνολική επιφάνεια του, οι εσωτερικές πηγές θερμότητας, η εσωτερική θερμοχωρητικότητα, ο αριθμός των ατόμων και συσκευών που χρησιμοποιούνται στο κτίριο και οι καταναλώσεις για θέρμανση/ ψύξη/ εξαερισμό/ εσωτερικό θερμό νερό και φωτισμό. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για διαχωρισμό του κτιρίου σε ζώνες και ξεχωριστή μελέτη. Για παράδειγμα, σε ένα εμπορικό κέντρο θα υπάρχει διαφορετική θερμοκρασία και συνθήκες κλιματισμού στα υπόγεια, όπου θα υπάρχουν τα ψυγεία, άλλες συνθήκες στις αίθουσες αγοράς και άλλες στο parking. Έτσι το κτίριο πρέπει να διαχωριστεί σε ζώνες ώστε να υπάρξει αναλυτική και σωστή μελέτη.

3.2.2.3 Μεθοδολογία και Τρόπος Εφαρμογής

Στο Σχήμα 12 αποτυπώνεται η μεθοδολογία του εργαλείου αυτού, όπου αρχικά με τα δεδομένα εισαγωγής διαμορφώνεται το σενάριο βάσης, που περιγράφει την παρούσα κατάσταση, με το οποίο συγκρίνονται τα μελλοντικά σενάρια για εξοικονόμηση ενέργειας. Το σενάριο βάσης  αποτελείται από τα γενικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία θερμικού ισοζυγίου, τα στοιχεία κτιριακού κελύφους, την ενεργειακή συνεισφορά ηλιακών συλλεκτών και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τελικά υπολογίζονται οι καταναλώσεις θέρμανσης, ψύξης και εσωτερικού ζεστού νερού.

Σχήμα 12: Η μεθοδολογία του EPA-NR

Η μέθοδος ΕΡΑ-NR λαμβάνει υπόψη τα τοπικά πλαίσια εστιάζοντας στις τεχνικές πτυχές, τις διοικητικές διαδικασίες και την αποδοχή σχεδίου και οικοδόμησης από τους ενεργώντες στην αγορά. Διάφορα εργαλεία, όπως πρωτόκολλα επιθεώρησης, κατάλογοι ελέγχου και πακέτα λογισμικού για τον ενεργειακό υπολογισμό αναπτύσσονται για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση με πειραματικά προγράμματα που εξετάζουν παράλληλα τη μέθοδο και τα εργαλεία. Η ευελιξία των εργαλείων εγγυάται την απλή μεταφορά αυτής της μεθόδου σε όλα τα κράτη μέλη. Τα εργαλεία σχεδιάζονται για να επιτρέψουν την προσαρμογή στα μελλοντικά/μεταβαλλόμενα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποίηση (CEN).

3.2.2.4 Πιλοτικές Εφαρμογές – Κόστος Απόκτησης και Χρήσης

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν επτά κράτη μέλη της ΕΕ, συντονίζεται από την EBM-Consult, στην Ολλανδία. Άρχισε τον Ιανουάριο του 2005 και θα διαρκέσει για δύο χρόνια.

Οι συμμετέχοντες φορείς στο πρόγραμμα είναι:

- EBM Consult, Ολλανδία (Συντονισμός)

- SBi (SBi), Δανία

- TNO (TNO), Ολλανδία

- Fraunhofer-IBP (fraunhofer-IBP), Γερμανία

- Österreichisches Ökologie Institut (ÖÖI)/ Arsenal Research (Arsenal), Αυστρία

- CSTB (CSTB), Γαλλία

- ENEA (ENEA), Ιταλία

- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελλάδα

Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε 24 κτίρια γραφείων, σχολείων και νοσοκομείων, διαφορετικής ηλικίας και αντιπροσωπευτικά των εθνικών τυπολογιών, με χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιθεώρησης και χρήσης του λογισμικού το Φθινόπωρο του 2007.

Το EPA-NR όπως και το EPA-ED διατίθεται δωρεάν, μέσω του διαδικτύου, στο website www.epa-nr.org, όπου μπορεί κάποιος να κατεβάσει την αίτηση για χρήση του προγράμματος.

3.2.3 Το σύστημα EPIQR

(Energy Performance Indoor environmental Quality Retrofit)

3.2.3.1 Σκοπός

Το EPIQR είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα, που περιλαμβάνει λογισμικό για τη γενική αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης μιας πολυκατοικίας, με σκοπό την αρχική εκτίμηση των δυνατοτήτων επέμβασης και του συνολικού κόστους στο κτίριο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

3.2.3.2 Περιγραφή Λειτουργιών – Δυνατοτήτων

Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 77% των ελληνικών κτιρίων σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από έρευνα της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προκύπτει ότι το 67,5% των κατοικιών βρίσκεται σε πολυκατοικίες και ότι τα περισσότερα κτίρια είναι γερασμένα και υποβαθμισμένα. Συγκεκριμένα, μόνο το 29% των κτιρίων κατασκευάστηκε μετά το 1980, ενώ το 70% δε διαθέτει μόνωση. Σύμφωνα, με το Σχήμα 3, ο μέσος ρυθμός κατανάλωσης ενέργειας για την περίοδο 1980-2003 είναι 2,8%, ενώ για τον κτιριακό τομέα είναι πάνω από 7%. [11],[12],[13]

Σχήμα 13: Ο μέσος ρυθμός κατανάλωσης ενέργειας σε βιομηχανία, μεταφορές, κατοικίες και κτίρια τριτογενούς τομέα

Το EPIQR αποτελείται από τη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τρία στάδια:

- Τη συλλογή δεδομένων για την πολυκατοικία, είτε με επιτόπου καταγραφή από τον επιθεωρητή είτε με αποστολή ερωτηματολογίου στους ενοίκους

- Την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων με τη βοήθεια του λογισμικού

- Τη διαμόρφωση προτάσεων για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης

Κατά το πρώτο στάδιο συγκεντρώνονται απλά δεδομένα για το κτίριο, όπως η θέση του, ο προσανατολισμός, η δόμηση της περιοχής, γεωμετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. εμβαδόν όψεων, ανοιγμάτων, τυπικού ορόφου, ύψος κτιρίου, αριθμός διαμερισμάτων), η κατασκευή κελύφους και ανοιγμάτων και δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας.

Σε δεύτερη φάση αποστέλλεται στους ενοίκους ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για την καταγραφή τυχόν προβλημάτων ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η τελική φάση περιλαμβάνει τη λεπτομερή εξέταση του κτιρίου με την επίσκεψη του μελετητή στο κτίριο. Η επί τόπου καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης γίνεται κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου και σε τυπικά διαμερίσματα συνήθως στον πρώτο, τελευταίο και ενδιάμεσο όροφο.

Οι τομείς που περιλαμβάνει η ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου και των οποίων τα στοιχεία αξιολογούνται, είναι οι εξής:

- Θέρμανση χώρου: Εξετάζονται ορισμένα προβλήματα, όπως οι απώλειες θέρμανσης, λόγω ανεπαρκούς μόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους, στη στέγη, στα παράθυρα ή στον εξοπλισμό χρήσης ζεστού νερού του κτιρίου καθώς και προβλήματα υψηλού κόστους εξοπλισμού θέρμανσης.

- Χρήση ζεστού νερού: Εξετάζεται η κατάσταση των ηλιακών συλλεκτών του κτιρίου και το κόστος παραγωγής ζεστού νερού.

- Ψύξη χώρου: Εξετάζονται διάφορες παράμετροι, όπως οι συνθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αν η διαβίωση στο κτίριο καθίσταται άνετη.

- Εξαερισμός: Αξιολογούνται τα συστήματα εξαερισμού και τα προβλήματα υψηλού κόστους εξοπλισμού.

- Φωτισμός: Αξιολογούνται τα συστήματα φωτισμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κτιριακούς χώρους.

Αφού εισαχθούν τα δεδομένα στο λογισμικό, ο χρήστης αξιολογεί τα διάφορα σενάρια επεμβάσεων. Για τη διευκόλυνση του χρήστη έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα βιβλιοθήκες με σχετικές νομοθεσίες, τεχνικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές συμβουλές, καθώς και εκτίμηση για την εξέλιξη της κατάστασης των επιμέρους στοιχείων του κτιρίου με την πάροδο του χρόνου. Οι βιβλιοθήκες αυτές, όπως και ολόκληρο το πρόγραμμα, είναι προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα. Αντίστοιχες εκδόσεις κυκλοφορούν στην ελβετική, γαλλική, γερμανική και δανέζικη αγορά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης και των προτάσεων αξιολόγησης των σεναρίων.

Σύμφωνα με το σύστημα EPIQR το κτίριο χωρίζεται σε 50 στοιχεία (π.χ. επικάλυψη όψεων, παραγωγή θερμότητας), το καθένα από τα οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους τύπους. Στο EPIQR λαμβάνονται υπόψη οι πιο αντιπροσωπευτικοί τύποι κάθε στοιχείου.

Αρχικά με τα δεδομένα εισαγωγής διαμορφώνεται το σενάριο βάσης, που περιγράφει την παρούσα κατάσταση, με το οποίο συγκρίνονται τα μελλοντικά σενάρια για εξοικονόμηση ενέργειας. Το σενάριο βάσης  αποτελείται από τα γενικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία θερμικού ισοζυγίου, τα στοιχεία κτιριακού κελύφους, την ενεργειακή συνεισφορά ηλιακών συλλεκτών και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τελικά υπολογίζονται οι καταναλώσεις θέρμανσης, ψύξης και εσωτερικού ζεστού νερού.

Καταγράφονται αναλυτικά οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και εσωτερικού ζεστού νερού και οι καταναλώσεις τους διαφορετικές μορφές ενέργειας όπως καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης) και ηλεκτρισμός. Εισάγονται δεδομένα για τις ετήσιες καταναλώσεις σε όρους ενέργειας και σε χρηματικές μονάδες σε ηλεκτρισμό και καύσιμα βοηθητικού και κύριου εξοπλισμού όπως ανεμιστήρες, ο κεντρικός λέβητας θέρμανσης, οι μονάδες ψύξης και εξοπλισμός θέρμανσης με αποθήκη ζεστού νερού χρήσης (DHW), όπου καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των ερωτηματολογίων και της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων που έλαβε χώρα στα προηγούμενα στάδια και τα οποία αξιοποιούνται κατάλληλα από τα μαθηματικά μοντέλα του εργαλείου, υπολογίζονται όλα τα θερμικά φορτία του κτιρίου που αφορούν τη θέρμανση, ψύξη και χρήση ζεστού νερού. Τα αποτελέσματα προβάλλονται αναλυτικά σε μηνιαία βάση. Για την απόδοση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των τιμολογίων της ΔΕΗ, ενώ η πραγματική κατανάλωση για κάθε ξεχωριστό διαμέρισμα με ηλιακό συλλέκτη προς τον σύνολο θερμικής ενέργειας προέρχεται από τους λογαριασμούς κοινοχρήστων. Τέλος, η διαδικασία υπολογισμού της Ενεργειακής Ζήτησης παρέχει μια εκτίμηση της ενεργειακής απαίτησης σε θέρμανση και ψύξη. Η απαίτηση σε θέρμανση υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ σε ψύξη υπολογίζεται κατά τη διάρκεια από 1η Μαΐου έως 30η Σεπτεμβρίου του έτους. Οι υπολογισμοί και το ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου βασίζονται στην Ευρωπαϊκή μεθοδολογία υπολογισμού της θερμικής απόδοσης των κτιρίων ΕΝ 832.

3.2.3.3 Τρόπος εφαρμογής και Μεθοδολογία

Το σύστημα EPIQR προσαρμόστηκε έτσι, ώστε να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες της κατασκευής και των εγκαταστάσεων των κτιρίων σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το περιβάλλον εργασίας είναι προγραμματισμένο σε Microsoft Visual Basic 5 και οι βάσεις δεδομένων σε Microsoft Access 97.

Σημαντικό δεδομένο είναι ότι, η μεθοδολογία του συστήματος αυτού αν και ολοκληρώθηκε το 1998, διαθέτει σημαντική ευελιξία και έτσι προσαρμόστηκε και σε άλλους τύπους κτιρίων, όπως π.χ δημόσια κτίρια, γραφεία κλπ. Από την Ελλάδα συμμετείχε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας είναι τα προγράμματα TOBUS, EPA-ED και EPA-NR, που αφορούν κτίρια γραφείων, κατοικίες και κτίρια τριτογενούς τομέα αντίστοιχα.

Σχήμα 14: Η μεθοδολογία του συστήματος EPIQR

Η μεθοδολογία καθιστά ευκολότερη τη λήψη απόφασης για δράσεις ενεργειακής βελτίωσης, χωρίς να αποφασίζει για το χρήστη, απλά παραθέτοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, συνδυάζει τα αποτελέσματα από την ενεργειακή επιθεώρηση, τη βάση δεδομένων κόστους και βαθμού επιδείνωσης και τους ενεργειακούς υπολογισμούς με σκοπό τη δημιουργία σεναρίου ανακαίνισης του κτιρίου. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη και ζητήματα όπως, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, κάτι που συνήθως αγνοείται στα πρώτα στάδια των προγραμμάτων κτιριακής ανακαίνισης, μιας και αρχικά σημαντικό ρόλο παίζει η κατάσταση του κτιρίου και ο προϋπολογισμός του έργου.

3.2.3.4 Πιλοτικές εφαρμογές – Κόστος Απόκτησης και Χρήσης

Ο έλεγχος της πληρότητας του EPIQR, ώστε να καλύπτονται οι ιδιαιτερότητες των πολυκατοικιών σε διαφορετικές χώρες, έγινε με μια σειρά πιλοτικών εφαρμογών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες.

Για την ανάπτυξη του συνεργάστηκαν 7 ιδρύματα αντίστοιχα:

Γαλλία- CSTB, Γερμανία- IBP, Δανία- SBI, Ελβετία- EPFL, Ελλάδα- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, M. Βρετανία- BRE και Ολλανδία- TNO.

Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία και σε οκτώ πολυκατοικίες στην Ελλάδα (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο).

3.2.4 Το σύστημα EPA-ED

(Energy Performance Assessment of Existing Dwellings)

3.2.4.1. Σκοπός

Το σύστημα EPA-ED είναι μια πλήρης διαδικασία γνωμοδότησης που έχει ως στόχο την αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα υπάρχοντα κτίρια ή διαμερίσματα του οικιακού τομέα, βασισμένη σε ένα σύνολο εργαλείων εύκολα πιστοποιήσιμο. Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή Οδηγία EPBD, το EPA-ED εξετάζει την ενεργειακή κατανάλωση σε επίπεδο θερμικών χαρακτηριστικών, εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, εσωτερικού θερμού νερού, εξαερισμού αλλά και τη θέση και τον προσανατολισμό του κτιρίου ή την παρουσία παθητικών ηλιακών συλλεκτών.

Έτσι ο πελάτης λαμβάνει κατάλληλες συμβουλές για μέτρα συντήρησης που μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και επιπροσθέτως να προβεί στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Το λογισμικό, αφού επιλέξει τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, υπολογίζει τη νέα κατανάλωση ενέργειας, βασισμένη στην πραγματική κατανάλωση των κατοίκων συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, της αποταμίευσης, της μείωσης εκπομπών CO2 και της ετήσιας αποταμίευσης σε ενεργειακές δαπάνες.

3.2.4.2 Περιγραφή Λειτουργιών – Δυνατοτήτων

Το πρόγραμμα EPA-ED [14] είναι μια προσέγγιση γνωμοδότησης, σύμφωνη με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (EPBD) και απευθύνεται σε συμβούλους, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής. Είναι εύκολα προσαρμόσιμο, χάρη στις εθνικές βιβλιοθήκες που περιέχουν στοιχεία για τις κατασκευές, τα κλιματολογικά στοιχεία και τις δαπάνες μιας χώρας. Έτσι, στις διάφορες χώρες γίνεται εφαρμογή των εκάστοτε εθνικών προδιαγραφών. Το λογισμικό ενσωματώνει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά πρότυπα ,όπως το ΕΝ 832, αλλά και οποιοιδήποτε νέοι κανόνες ενσωματώνονται εύκολα όταν γνωστοποιούνται, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την τελική επεξεργασία του EPBD.

Το εργαλείο αποτελείται από τον υπολογιστικό πυρήνα και το περιβάλλον εργασίας για το χρήστη, όπου εισάγονται τα δεδομένα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να διαφέρει ανά χώρα ή περιοχή των κρατών-μελών, αρκεί η προγραμματιστική γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του νέου περιβάλλοντος να ικανοποιεί τα υπολογιστικά πρότυπα του πυρήνα σε XML. Έτσι διατηρούνται οι βασικοί αλγόριθμοι υπολογισμού παράλληλα με τις τοπικές προσαρμογές στη διεπαφή.

Γενικά στις μεθοδολογίες των ενεργειακών επιθεωρήσεων EPA, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει και να αξιολογήσει διάφορα σενάρια επεμβάσεων από το κέλυφος των κτιρίων, όπου προτείνονται εργασίες ανακατασκευής σε τοίχους, οροφές, δάπεδα, ανοίγματα, παράθυρα κλπ μέχρι τις εγκαταστάσεις εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης ή σε παθητικά και ενεργητικά συστήματα. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται στα εξής βήματα:

- Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης.

- Διαμόρφωση σεναρίου με τον καθορισμό επεμβάσεων και νέος υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης.

- Υπολογισμός της εξοικονόμησης ενέργειας από τη διαφορά μεταξύ της υπάρχουσας και της νέας προτεινόμενης κατάστασης.

- Υπολογισμός του κόστου επεμβάσεων.

- Υπολογισμός του χρόνου αποπληρωμής.

Το περιβάλλον του λογισμικού αναλύεται παρακάτω, με παρουσίαση των βημάτων μέχρι την τελική έκθεση.

Αρχικά με τα δεδομένα εισαγωγής διαμορφώνεται το σενάριο βάσης, που περιγράφει την παρούσα κατάσταση, με το οποίο συγκρίνονται τα μελλοντικά σενάρια για εξοικονόμηση ενέργειας. Το σενάριο βάσης αποτελείται από τα γενικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία θερμικού ισοζυγίου, τα στοιχεία κτιριακού κελύφους, την ενεργειακή συνεισφορά ηλιακών συλλεκτών και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τελικά υπολογίζονται οι καταναλώσεις θέρμανσης, ψύξης και εσωτερικού ζεστού νερού.

Στη συνέχεια, αναλύεται η κατασκευή του κτιρίου και εισάγονται κάποιες παράμετροι για το κέλυφος του και τις αδιαφανείς επιφάνειες του (τοίχοι χωρίς μόνωση, οροφή), όπως η κλίση, ο προσανατολισμός, το εμβαδόν, ο συντελεστής θερμοπερατότητας και άλλες, οι οποίες βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του λογισμικού.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των ερωτηματολογίων και της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων που έλαβε χώρα στα προηγούμενα στάδια και τα οποία αξιοποιούνται κατάλληλα από τα μαθηματικά μοντέλα του εργαλείου, υπολογίζονται όλα τα θερμικά φορτία του κτιρίου που αφορούν τη θέρμανση, ψύξη και χρήση ζεστού νερού. Τα αποτελέσματα προβάλλονται αναλυτικά σε μηνιαία βάση. Για την απόδοση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των τιμολογίων της ΔΕΗ, ενώ η πραγματική κατανάλωση για κάθε ξεχωριστό διαμέρισμα με ηλιακό συλλέκτη προς τον σύνολο θερμικής ενέργειας προέρχεται από τους λογαριασμούς κοινοχρήστων.

Αφού διαμορφωθεί το τελικό σενάριο βάσης, που ερμηνεύει την παρούσα κατάσταση, προτείνονται κάποιες ενέργειες ανακατασκευής, ή χαμηλού κόστους για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου, όπως η θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων και της οροφής, η αντικατάσταση των απλών υαλοπινάκων με υαλοπίνακες διπλού στρώματος, η αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα με ενεργειακά αποδοτικότερο ή με λέβητα που καταναλώνει φυσικό αέριο, η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, η εγκατάσταση διατάξεων εξωτερικής σκίασης και άλλες.

3.2.4.3 Μεθοδολογία και Τρόπος Εφαρμογής

Το EPA-ED ενδιαφέρει τόσο τους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και τους συμβούλους-ερευνητές. Οι φορείς χάραξης πολιτικής μπορούν να ωφεληθούν από μια έκθεση συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων περιγράφοντας τη θέση και το πλαίσιο των υπαρχουσών κατοικιών στη Δανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και την Ελλάδα. Η έκθεση σχετικά με τις νέες πολιτικές παρουσιάζει το πλαίσιο των πολιτικών και των δράσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τα εθνικά φυλλάδια περιγράφουν πώς το EPA-ED μπορεί να έχει επιπτώσεις στην αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης στις συμμετέχουσες χώρες. Τα θεματικά φυλλάδια καλύπτουν μερικά συγκεκριμένα ζητήματα όπως μια σύντομη περιγραφή της μεθόδου, ζητήματα σχετικά με την ενεργειακή πιστοποίηση και τη διαδικασία της αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης.

Οι σύμβουλοι και οι ερευνητές χειρίζονται έναν οδηγό που περιγράφει τη μέθοδο EPA-ED. Για τη διευκόλυνση του συμβούλου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας πίνακας ελέγχου για την εισαγωγή του πελάτη είναι διαθέσιμος, μαζί με τις πληροφορίες για την επαρκή απόκτηση στοιχείων, με τη βοήθεια ενός πρωτοκόλλου επιθεώρησης. Το λογισμικό διατίθεται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την επίδραση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Οι βασικές πληροφορίες για το λογισμικό παρέχονται σε ένα έγγραφο εργασίας, περιγράφοντας τη δομή του.

Η μεθοδολογία EPA βασίζεται στα εξής [15], [16], [17]:

Καταρχάς, συγκεντρώνονται απλά δεδομένα για το κτίριο, όπως η θέση του, ο προσανατολισμός, η δόμηση της περιοχής, γεωμετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. εμβαδόν όψεων, ανοιγμάτων, τυπικού ορόφου, ύψος κτιρίου, αριθμός διαμερισμάτων), η κατασκευή κελύφους και ανοιγμάτων και δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας. Έπειτα, αποστέλλεται στους ενοίκους ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για την καταγραφή τυχόν προβλημάτων ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος. Η τελική φάση περιλαμβάνει τη λεπτομερή εξέταση του κτιρίου με την επίσκεψη του μελετητή. Η επί τόπου καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης γίνεται κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου και σε τυπικά διαμερίσματα. Το εργαλείο EPA-ED μπορεί να εκτελεστεί σε ένα φορητό υπολογιστή, παράλληλα με την επιθεώρηση, ώστε ο σύμβουλος να κρατήσει σημειώσεις και να έχει άμεσα αποτελέσματα.

Σχήμα 15: Η μεθοδολογία του λογισμικού EPA-ED

Αφού εισαχθούν τα δεδομένα στο λογισμικό, ο χρήστης αξιολογεί τα διάφορα σενάρια επεμβάσεων. Για τη διευκόλυνση του χρήστη στην αξιολόγηση των σεναρίων έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα βιβλιοθήκες με σχετικές νομοθεσίες, τεχνικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές συμβουλές, καθώς και εκτίμηση για την εξέλιξη της κατάστασης των επιμέρους στοιχείων του κτιρίου με την πάροδο του χρόνου. Οι βιβλιοθήκες αυτές, όπως και ολόκληρο το πρόγραμμα, είναι προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα. Τέλος, η μεθοδολογία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης και των προτάσεων αξιολόγησης των σεναρίων.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αποδοτικότητας, εφόσον οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις όμως γίνεται χρήση του εργαλείου απλά για τις συμβουλές ενεργειακής εξοικονόμησης.

3.2.4.4 Πιλοτικές εφαρμογές – Κόστος Απόκτησης και Χρήσης

Στο πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής συμμετείχαν 5 οργανισμοί από 4 χώρες:

- EBM Consult, Ολλανδία (Συντονισμός)

- OTB, Ολλανδία

- Austrian Institute for Applied Ecology (OOI), Αυστρία

- Danish Building and Urban Research (DBUR), Δανία

- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελλάδα

Επίσης, είχαν συμμετοχή 6 κτίρια διαφορετικής ηλικίας, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, αντιπροσωπευτικά των αντίστοιχων εθνικών τυπολογιών.

Η διαδικασία επιθεώρησης και συλλογής πληροφοριών και χρήσης του λογισμικού αξιολογήθηκε με επιτυχία. Ο απαιτούμενος χρόνος για την επιθεώρηση και την ολοκλήρωση της μελέτης κυμάνθηκε απο 2-4 μέρες, ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Τα καλύτερα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, με βάση το κριτήριο της εξοικονομούμενης ενέργειας υπήρξαν στην Ολλανδία, όπου οι ενέργειες είχαν και ικανοποητικό χρόνο αποπληρωμής.

Όποιος ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το λογισμικό, μπορεί να βρει πληροφορίες στο site www.epa-ed.org και να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση. Το λογισμικό που θα προμηθευτεί, εντελώς δωρεάν, περιέχει τη δανέζικη βιβλιοθήκη (κλιματολογικά στοιχεία κλπ), ωστόσο αν έρθει σε επαφή με Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και την ελληνική βιβλιοθήκη.

3.2.5 Το σύστημα Be06

(Danish Building Research Institute SBi)

3.2.5.1 Σκοπός

Με το σύστημα Be06 υπολογίζεται η ενεργειακή ζήτηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις που προήλθαν από τις προσθήκες του 2006 στους Δανέζικους Κανονισμούς Κτιρίων και βασίζεται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN και ISO και στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων (EPBD). Ο υπολογισμός της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων είναι υποχρεωτικός στη Δανία για τα κτίρια πρόκειται να χτιστούν καθώς και για τα ήδη υπάρχοντα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EPBD, το λογισμικό εξετάζει την ενεργειακή κατανάλωση σε επίπεδο θερμικών χαρακτηριστικών, εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, εσωτερικού θερμού νερού, φυσικού εξαερισμού και φωτισμού, αλλά και τη θέση και τον προσανατολισμό του κτιρίου ή την παρουσία παθητικών ηλιακών συλλεκτών.

3.2.5.2 Περιγραφή Λειτουργιών – Δυνατοτήτων

Το σύστημα Be06 υπολογίζει την αναμενόμενη ενέργεια που απαιτούν τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης διαφόρων τύπων κτιρίων, όπως σπίτια, γραφεία, σχολεία, καταστήματα, εργαστήρια κλπ. Το λογισμικό υπολογίζει την απαιτούμενη ενεργειακή παροχή για θέρμανση και ψύξη δωματίων, εξαερισμό, ζεστό νερό και τεχνητό φωτισμό. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που παίζουν ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση είναι ο σχεδιασμός του κτιρίου, το κτιριακό κέλυφος, το φυσικό φως, το σύστημα εξαερισμού, οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως ηλιακοί συλλέκτες. Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση την οδηγία 213 του SBi (Bygningers Energibehov). Η τελική ενεργειακή απαίτηση συγκρίνεται με το ενεργειακό πλαίσιο που ισχύει στους κτιριακούς κανονισμούς.

Η οδηγία 213 περιλαμβάνει αρχικά το υπολογιστικό σύστημα του Be06 μέσω CD και ακολούθως την ενεργειακή επιθεώρηση που διασφαλίζει ότι οι χρήστες του κτιρίου σέβονται το ισχύον ενεργειακό πλαίσιο. Η επιθεώρηση είναι σημαντική για τα δεδομένα που θα εισαχθούν στο λογισμικό. Η συλλογή των στοιχείων επιτυγχάνεται και με συνεντεύξεις των ενοίκων του κτιρίου και συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Επιπλέον, υπάρχουν και παραδείγματα ενεργειακού υπολογισμού για περίπτωση  μονοκατοικίας ή διαμερίσματος σε πολυκατοικία.

Το Be06 είναι χωρισμένο σε έναν υπολογιστικό πυρήνα και στο περιβάλλον εργασίας για το χρήστη, όπου εισάγονται τα δεδομένα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να διαφέρει ανά χώρα ή περιοχή των κρατών-μελών, αρκεί η προγραμματιστική γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του νέου περιβάλλοντος να ικανοποιεί τα υπολογιστικά πρότυπα του πυρήνα σε XML. Έτσι διατηρούνται οι βασικοί αλγόριθμοι υπολογισμού παράλληλα με τις τοπικές προσαρμογές στη διεπαφή. Η υπολογιστική διαδικασία απαιτεί την καταχώρηση παραμέτρων εισαγωγής, που ποικίλλουν από την περιγραφή της κατοικίας μέχρι κλιματικές συνθήκες και δαπάνες επένδυσης

3.2.5.3 Μεθοδολογία και Τρόπος Εφαρμογής

Το σύστημα Be06 αναπτύχθηκε από το Δανέζικο Ινστιτούτο Ερευνών Κτιρίων, με σκοπό την ενεργειακή παρακολούθηση των νέων και υπαρχόντων κτιρίων και τη συμμόρφωσή τους στους νέους κανονισμούς. Απευθύνεται σε συμβούλους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και κτιριακούς φορείς, διότι είναι απαραίτητες οι βασικές γνώσεις για το κτιριακό κέλυφος, τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης και τις εναλλακτικές δράσεις (ΑΠΕ, συμπαραγωγή).

Σχήμα 16: Η μεθοδολογία του λογισμικού Be06

Η μεθοδολογία του εργαλείου (Σχήμα 16) βασίζεται στα εξής: Αρχικά συγκεντρώνονται γενικά δεδομένα για το κτίριο, όπως η θέση του, ο προσανατολισμός, η δόμηση της περιοχής, γεωμετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. εμβαδόν όψεων, ανοιγμάτων, τυπικού ορόφου, ύψος κτιρίου, αριθμός διαμερισμάτων), η κατασκευή κελύφους και ανοιγμάτων και δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας. Οι τομείς που περιλαμβάνει η ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου και των οποίων τα στοιχεία αξιολογούνται είναι οι εξής:

- Θέρμανση χώρου: Εξετάζονται ορισμένα προβλήματα όπως οι απώλειες θέρμανσης λόγω ανεπαρκούς μόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους, στη στέγη, στα παράθυρα ή στον εξοπλισμό χρήσης ζεστού νερού του κτιρίου και προβλήματα υψηλού κόστους εξοπλισμού θέρμανσης.

- Χρήση ζεστού νερού: Εξετάζεται η κατάσταση των ηλιακών συλλεκτών του κτιρίου και το κόστος παραγωγής ζεστού νερού.

- Ψύξη χώρου: Εξετάζονται διάφορες παράμετροι, όπως οι συνθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αν η διαβίωση στο κτίριο καθίσταται άνετη.

- Εξαερισμός: Αξιολογούνται τα συστήματα εξαερισμού και τα προβλήματα υψηλού κόστους εξοπλισμού.

- Φωτισμός: Αξιολογούνται τα συστήματα φωτισμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κτιριακούς χώρους.

Αφού εισαχθούν τα δεδομένα στο λογισμικό, έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα βιβλιοθήκες με νομοθεσίες, τεχνικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές συμβουλές, καθώς και εκτίμηση για την εξέλιξη της κατάστασης των επιμέρους στοιχείων του κτιρίου με την πάροδο του χρόνου προσαρμοσμένες στη δανέζικη πραγματικότητα. Τέλος, η μεθοδολογία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα παραθέτονται με τρεις τρόπους:

1) βασικά αποτελέσματα, 2) λεπτομερή αποτελέσματα και 3) πρότυπες τεκμηριώσεις.

Το εργαλείο Be06 εμφανίζει πολλές ομοιότητες με τα εργαλεία EPA, τόσο στο περιβάλλον εργασίας όσο και στη μεθοδολογία του υπολογιστικού πυρήνα. Οι ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου αποδίδονται στους ίδιους πέντε τομείς όπως και στο εργαλείο EPA-NR.

Καταρχήν, ζητούνται κάποια γενικά στοιχεία του κτιρίου, όπως η συνολική επιφάνεια του (opvarmet etagereal), η εσωτερική θερμοχωρητικότητα (varmekapacitet) και οι καταναλώσεις για θέρμανση, εξαερισμό, εσωτερικό θερμό νερό και φωτισμό. Επιπλέον εισάγονται, ως δεδομένα, οι εγκαταστάσεις τεχνητού φωτισμού, σκίασης και ψύξης (αν υπάρχουν) και οι μορφές ενέργειας που καταναλώνονται (ηλεκτρισμός, ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κλπ). Αφού εκτελεστούν υπολογισμοί σχετικά με τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αποθήκης ζεστού νερού, φωτισμού και εξαερισμού παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ενεργειακά πλαίσια (energiramme), τα αριθμητικά αποτελέσματα (nogletal) και τις θερμικές απαιτήσεις (varmebehov).

3.2.5.4. Πιλοτικές εφαρμογές – Κόστος Απόκτησης και Χρήσης

Το πρόγραμμα Be06 χρησιμοποιείται από 1100 μηχανικούς και φορείς στη Δανία. Για να προμηθευτεί κάποιος το λογισμικό πρέπει να έρθει σε επαφή με το Δανέζικο Ινστιτούτο Ερευνών Κτιρίων (SBi), μέσω της ιστοσελίδας www.sbi.dk. Το κόστος απόκτησης για μεμονωμένο χρήστη είναι 350 ευρώ αρχικά και μετά τον πρώτο χρόνο η άδεια χρήσης μειώνεται στα 150 ευρώ/ χρόνο, ενώ για χρήση από πολλούς ειδικούς η τιμή είναι μικρότερη.

3.2.6 Το σύστημα Home Energy Saver

3.2.6.1 Σκοπός

Το σύστημα Home Energy Saver [18] έχει ως σκοπό να προτείνει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους ένοικους των κατοικιών και να βοηθήσει στην ανεύρεση των κατάλληλων πόρων για την εφαρμογή τους. Το σύστημα αυτό ήταν το πρώτο on-line λογισμικό που ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των κατοικιών, όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για την εισαγωγή των δεδομένων.

3.2.6.2 Περιγραφή Λειτουργιών – Δυνατοτήτων

Το σύστημα αυτό υπολογίζει εύκολα και άμεσα την ενεργειακή χρήση μιας κατοικίας σε on-line μεθόδους, που αναπτύχθηκαν στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley. Οι χρήστες μπορούν έτσι να εκτιμήσουν πόση ενέργεια και χρήματα μπορούν να εξοικονομήσουν και πόσες εκπομπές αερίων μπορούν να αποφύγουν με την εφαρμογή δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας. Στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται όλες οι τελικές χρήσεις, δηλαδή θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, ηλεκτρικές συσκευές και άλλες χρήσεις.

Οι υπολογισμοί κατανάλωσης φορτίων θέρμανσης και ψύξης βασίζονται στο λογισμικό DOE-2 (Έκδοση 2.1 Ε), που αφορά την προσομοίωση κτιρίων και εκτελεί μια πλήρη ετήσια προσομοίωση σε 10-20 δευτερόλεπτα περίπου, αφού ο χρήστης εισάγει τις απαραίτητες πληροφορίες περιγραφής του κτιρίου. Οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε 239 τοποθεσίες χαρακτηριστικών καιρικών συνθηκών στις Η.Π.Α. Το περιβάλλον εργασίας του Home Energy Saver είναι απλούστερο του DOE-2, με τα αποτελέσματα να εμφανίζονται σε μια χρήσιμη μορφή. Το κόστος των ενεργειακών καυσίμων ανά αμερικάνικη πολιτεία είναι καταχωρημένο στο λογισμικό, ωστόσο ο χρήστης μπορεί να εισάγει μια τιμή της αρεσκείας του.

Τα αποτελέσματα παρέχουν ένα κατάλογο συστάσεων ταξινομημένων, σύμφωνα με την περίοδο αποπληρωμής προσαρμοσμένες στο εκάστοτε σπίτι που αξιολογείται. Το εργαλείο, μέσω των προγραμμάτων Making It Happen και Energy Librarian παρέχει στους χρήστες on-line πηγές πληροφόρησης για την κατανόηση επιπλέον θεμάτων και την πλήρη εκμετάλλευση των δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης.

3.2.6.3 Μεθοδολογία και Τρόπος Εφαρμογής

Η ανάπτυξη του προγράμματος χρηματοδοτείται από το Αμερικάνικο Υπουργείο Ενέργειας U.S.Department of Energy (DOE), ως τμήμα του Εθνικού Προγράμματος Energy Star [19], που προάγει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια, με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Environmental Protection Agency- EPA και των προγραμμάτων PIER και PATH.

Η ενεργειακή κατανάλωση που οφείλεται στη χρήση ζεστού νερού υπολογίζεται με βάση μεθόδους που αναπτύχθηκαν επίσης στο Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). Οι χρήστες μπορούν να δουν πώς κάποιες παράμετροι, όπως η κτιριακή επιφάνεια, τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και η ηλικία των κατόχων επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος. Για παράδειγμα, εισάγοντας τον αριθμό και την κατά προσέγγιση ηλικία των ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να εκτιμηθεί η ενεργειακή κατανάλωση τους, βασισμένη στο ιστορικό πωλήσεων και τη σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα των επιμέρους στοιχείων τους. Οι ερευνητές του LBNL όρισαν επίσης προκαθορισμένες τιμές για ενεργειακή κατανάλωση, που σχετίζεται με το φωτισμό και τις λοιπές συσκευές, που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό είτε φυσικό αέριο.

3.2.6.4 Πιλοτικές εφαρμογές – Κόστος Απόκτησης και Χρήσης

Το Home Energy Saver είναι on-line λογισμικό και διατίθεται για χρήση από όλους τους Αμερικανούς πολίτες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, στα πλαίσια της προώθησης και του προγράμματος Energy Star.

Η ιστοσελίδα του Home Energy Saver είναι http://hes.lbl.gov

3.2.7. Το σύστημα Australian Building Greenhouse Rating

3.2.7.1 Σκοπός

Το αυστραλιανό σύστημα, το οποίο συμβάλλει στην Αξιολόγηση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Australian Building Greenhouse Rating (ABGR) έχει ως σκοπό την ενημέρωση των ενοίκων γραφείων και κατοικιών για τη μείωση τις ενεργειακής χρήσης και των δαπανών παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

3.2.7.2 Περιγραφή Λειτουργιών – Δυνατοτήτων

Το σύστημα ABGR [27] είναι μια γρήγορη και απλή on-line εφαρμογή. Αποτελείται από δύο στάδια: α) την αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων με το εργαλείο Performance Rating Calculator και β) τη σύσταση δράσεων ενεργειακής κτιριακής βελτίωσης με το εργαλείο ABGR Diagnostic Tool. Το πρόγραμμα δεν ενδείκνυται για αναγνωρισμένη αξιολόγηση με την αυστηρή έννοια, ώστε να δίνει το δικαίωμα της κοινοποίησης του αποτελέσματος σε δημόσιες αρχές ως πιστοποίηση. Ωστόσο αποτελεί χρήσιμο βοηθητικό εργαλείο. Στην Αυστραλία αναγνωρισμένη εκτίμηση εκτελεί ένας αξιολογητής που ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της εφαρμογής συνοψίζονται ως κάτωθι:

- Παρέχει την αναγνώριση από την αγορά προσφέροντας στους ενοίκους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για λειτουργία με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

- Ενθαρρύνει πρακτικές για σχεδιασμό, λειτουργία και συντήρηση των εμπορικών κτιρίων, με σκοπό τις χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, όσον αφορά νέες κατασκευές.

- Η χρήση του είναι εθελοντική. Η ηλεκτρονική εκτίμηση μπορεί να γίνει από έναν ένοικο, το διαχειριστή μιας εταιρείας ή από τον ιδιοκτήτη μιας κατοικίας.

- Η εκτίμηση βασίζεται σε δεδομένα διάρκειας ενός έτους και πλέον όλα τα αυστραλιανά γραφεία έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν.

Η αξιολόγηση γίνεται σε κλίμακα με άριστη λειτουργία τα 5 αστέρια. Στην Αυστραλία η τυπική κτιριακή λειτουργικότητα βαθμολογείται με 3 αστέρια.

3.2.7.3 Μεθοδολογία και Τρόπος Εφαρμογής

Το εργαλείο αναπτύχθηκε από την Κυβέρνηση της Αυστραλίας, επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας της Αυστραλίας και στηρίζεται από ενώσεις βιομηχάνων και ιδιοκτητών της χώρας.

Η υπολογιστική διαδικασία του Performance Energy Calculator προϋποθέτει τα εξής:

- Εισαγωγή των αρχικών δεδομένων για το κτίριο (όνομα, διεύθυνση, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας) και το είδος της αξιολόγησης (αν αφορά ολόκληρο το κτίριο, μέρος κτιρίου ή μισθωμένο κτίριο).

- Εισαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων για την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση, τη συνολική κτιριακή επιφάνεια, τον αριθμό των ενοίκων, των υπολογιστών και τη διάρκεια απασχόλησης τους στο κτίριο.

Ακολούθως εκτελούνται υπολογισμοί και το κτίριο λαμβάνει μια βαθμολογία με άριστα τα 5 αστέρια, που φανερώνει τέλεια λειτουργία και άριστη ενεργειακή αποδοτικότητα. Εκτιμώνται οι συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, οι μέσες εκπομπές και η κατανάλωση ενέργειας ανά άτομο. Τέλος, παρατίθενται και μια έκθεση που συγκρίνει το κτίριο με την ισχύουσα κατάσταση στην αγορά. Η βαθμολόγηση με 4.5 αστέρια φανερώνει πάρα πολύ ικανοποιητική λειτουργία.

Στη συνέχεια ακολουθείται το στάδιο της πρότασης δράσεων από το Star Performer. Η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθά στη βελτίωση και αναβάθμιση της κτιριακής λειτουργικότητας με την πρόταση δράσεων, αφού έχουν εισαχθεί τα απαραίτητα δεδομένα για το μέγεθος της κατασκευής, τη διάρκεια απασχόλησης των ενοίκων στο κτίριο, τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και την παρούσα ενεργειακή λειτουργικότητα. Το σύστημα καλύπτει όλους τους τομείς του κτιρίου που επηρεάζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και δίνει μια σωστή κατεύθυνση για συνιστώμενες βελτιώσεις της κτιριακής αποδοτικότητας.

3.2.7.4 Πιλοτικές εφαρμογές – Κόστος Απόκτησης και Χρήσης

Τα δύο εργαλεία είναι on-line εφαρμογές και βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.abgr.com.au. Δεν απαιτούν καταβολή χρηματικού ποσού, παρά μόνο την καταχώρηση γενικών στοιχείων του χρήστη.

3.2.8 Το σύστημα RETScreen

3.2.8.1 Σκοπός

Το σύστημα Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας RETScreen International χρησιμοποιείται παγκοσμίως, με σκοπό την αποτίμηση και την αξιολόγηση συγκεκριμένων δράσεων βελτίωσης και προγραμμάτων που αφορούν την ενεργειακή παραγωγή και εξοικονόμηση, το κόστος κύκλου ζωής εξοπλισμού, τη μείωση εκπομπών, τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα των διαφόρων τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ο σκοπός της χρήσης του συστήματος αυτού συμβάλλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα και επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων (π.χ. λογισμικό RETScreen), που μειώνουν το κόστος μελετών προ-σκοπιμότητας, της διάχυσης γνώσης, βοηθώντας στη λήψη καλύτερων αποφάσεων και μέσω εκπαίδευσης ανθρώπων στη βελτιωμένη ανάλυση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας πιθανών έργων.

3.2.8.2 Περιγραφή Λειτουργιών – Δυνατοτήτων

Η ανάλυση με το σύστημα RETScreen International αποτελείται από 5 στάδια:

- Τη συμπλήρωση του ενεργειακού μοντέλου.

- Την ανάλυση κόστους του προγράμματος.

- Την ανάλυση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

- Την οικονομική περίληψη.

- Την ανάλυση ευαισθησίας και κινδύνου.

Σχήμα 17: Τα βήματα πριν τη λήψη απόφασης με το RETScreen

Το λογισμικό βοηθά στη λήψη αποφάσεων με τη σύγκριση του σεναρίου, που απεικονίζει την παρούσα κατάσταση και των μελλοντικών σεναρίων, που προκύπτουν από έργα καθαρής ενέργειας. Η δημιουργία του οφείλεται στη συμβολή μεγάλου αριθμού ειδικών από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία και την εκπαίδευση. Περιλαμβάνει επίσης βάσεις δεδομένων με προϊόντα, κόστη και κλιματολογικά δεδομένα και ένα αναλυτικό online εγχειρίδιο χρήστη στην ιστοσελίδα http://www.retscreen.net. Τα συνοδευτικά εργαλεία που περιλαμβάνονται είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο επιπέδου κολλεγίου/πανεπιστημίου, το οποίο βασίζεται σε μελέτες περιπτώσεων, ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο μηχανολογίας και η προαναφερθείσα ιστοσελίδα. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα δωρεάν στα αγγλικά και γαλλικά, με κάποια από τα εργαλεία διαθέσιμα και σε άλλες γλώσσες.

Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος πρέπει να χρησιμοποιήσει το RETScreen International συνοψίζονται στα εξής:

- Απλοποιεί τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις των προγραμμάτων, εξαιτίας των λιγοστών δεδομένων που απαιτεί να εισαχθούν από το χρήστη και των αυτομάτων υπολογισμών των τεχνικών και οικονομικών δεικτών βιωσιμότητας.

- Κοστίζει κατά ένα το ένα δέκατο του συνόλου των λοιπών μεθόδων αξιολόγησης.

- Επιτρέπει τις αντικειμενικές συγκρίσεις των σεναρίων, λόγω των τυποποιημένων διαδικασιών.

- Προωθεί τη δυνατότητα για εφαρμογή επιτυχημένων προγραμμάτων καθαρής ενέργειας.

Τέλος, το σύστημα Retscreen χρησιμοποιεί μακροεντολές του Microsoft Excel κατά τη λειτουργία του και αποτελείται από τέσσερα βασικά πεδία:

το αρχικό φύλλο που περιέχει γενικές πληροφορίες για τη μελέτη, το πεδίο των φορτίων που περιγράφει τις ετήσιες καμπύλες φορτίων σε θέρμανση και ψύξη, το πεδίο του ενεργειακού μοντέλου όπου καταχωρείται ο τύπος του ενεργειακού καυσίμου προς κατανάλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από η ανάλυση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου και η χρηματοοικονομική ανάλυση και το πεδίο των εργαλείων, στο οποίο καταγράφονται οι μέθοδοι ενεργειακής αποδοτικότητας του προγράμματος που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα πεδία παράλληλα με το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού.

3.2.8.3 Μεθοδολογία και Τρόπος Εφαρμογής

Το σύστημα αναπτύχθηκε RETScreen International και εφαρμόζεται στον Καναδά. Ανήκει στην κατηγορία των γενικών συστημάτων, διότι η μεθοδολογία Retscreen μελετά την οικονομική βιωσιμότητα έργων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας, Το Διεθνές Κέντρο Υποστήριξης Αποφάσεων Καθαρής Ενέργειας RETScreen [20], [21], [22] αποσκοπεί στην ενίσχυση του σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού, της λήψης αποφάσεων και της βιομηχανίας για την εφαρμογή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Έχει εφαρμοσθεί πρόγραμμα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας στο Έσσεν στη Γερμανία, για κτίριο γραφείων, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Συμπερασματικά, η χρήση ενεργειακώς αποδοτικού συστήματος αντλίας γεωθερμικής ενέργειας συμφέρει τους ενοίκους του κτιρίου, σε συνδυασμό με την αποβαλλόμενη θερμική ενέργεια από τον κοντινό σταθμό φυσικού αερίου. Τα αποτελέσματα της χρήσης ενός τέτοιου συστήματος συνοψίζονται στα κάτωθι:

- Η λειτουργικότητα του συστήματος αντλίας καλύπτει ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, το καθιστά οικονομικά βιώσιμο, ακόμη και στην περίπτωση όπου υπάρχει φθηνό τοπικό σύστημα θέρμανσης.

- Το σύστημα αντλίας γεωθερμικής ενέργειας εγκαθίσταται εύκολα και ακίνδυνα ακόμη και σε ευαίσθητα μέρη, όπως οι περιοχές προστασίας υπόγειων υδάτων.

- Λόγω του περιορισμού ώστε η θερμοκρασία των υδάτων να βρίσκεται πάνω από 40 C, για να βελτιστοποιηθεί η μεταφορά θερμότητας χρησιμοποιήθηκε επιπλέον ρευστοκονίαμα υψηλής αγωγιμότητας.

- Το σύστημα αντλίας δε συμφέρει να σχεδιαστεί, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σε συνθήκες μέγιστης θέρμανσης ή ψύξης. Επομένως στην πραγματικότητα θα γίνει χρήση και των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης για τα συμπληρωματικά φορτία. Άρα, το σύστημα θα κατασκευαστεί σε μικρότερες αναλογίες από αυτό που προβλέφθηκε στο Retscreen και η οικονομική ανάλυση προκύπτει πιο συντηρητική.

3.2.8.4 Πιλοτικές εφαρμογές – Κόστος Απόκτησης και Χρήσης

Η RETScreen International διοικείται υπό την ηγεσία και διαρκή οικονομική ενίσχυση των Natural Resources Canada’s (NRCan) CANMET Κέντρο Ενεργειακών Τεχνολογιών Varennes (CETC- Varennes).

Στην ιστοσελίδα του RETScreen υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 91 πιλοτικές εφαρμογές του προγράμματος σε Καναδά, Γερμανία, Αμερική, Αγγλία, Ιαπωνία, Γαλλία, Δανία, Κίνα, Συρία, Ινδία, Ινδονησία και αλλού. Μερικές χαρακτηριστικές εφαρμογές είναι:

- Μελέτη για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε απομακρυσμένη κοινότητα στο Nunavut του Καναδά.

- Μελέτη για αιολικό πάρκο σε απομονωμένη νησιωτική κοινότητα στο Newfoundland του Καναδά.

- Μελέτη για υδροηλεκτρική εγκατάσταση μικρής ισχύος σε απομακρυσμένη κοινότητα στη British Columbia του Καναδά.

- Μελέτη για μονάδα συμπαραγωγής για θέρμανση και ψύξη χώρων στην περιοχή της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

- Μελέτη για θέρμανση με βιομάζα σε δύο σχολεία στην περιοχή Herefordshire του Ηνωμένου Βασιλείου.

- Μελέτη για παθητική ηλιακή θέρμανση σε εξοχική κατοικία στην  περιοχή του Οντάριο του Καναδά.

Παράλληλα με τη μελέτη προβάλλονται στοιχεία για την ανάθεση της μελέτης, τη διαδικασία ανάλυσης με το RETSCreen και τα προκύπτοντα αποτελέσματα.

Το λογισμικό συνοδεύεται επίσης και από ορισμένες μελέτες περιπτώσεων. Οι Μελέτες Περιπτώσεων Έργων Καθαρής Ενέργειας RETScreen International βοηθούν το χρήστη του Λογισμικού Retscreen επιδεικνύοντας κατασκευασμένα έργα Καθαρής Ενέργειας και την αντίστοιχη τεχνική και οικονομική ανάλυση. Συνήθως περιλαμβάνουν εργασίες, λυμένα προβλήματα (Ανάλυση Λογισμικού RETScreen) και πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα έργα λειτουργούν σε πραγματικές συνθήκες.

Στην ιστοσελίδα μπορεί να εντοπίσει κανείς και το Μάθημα Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας RETScreen International, που δημιουργήθηκε με σκοπό τη χρήση από εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς εκπαίδευσης παγκοσμίως, καθώς επίσης και για χρήση από επαγγελματίες και φοιτητές σε μορφή αυτοδίδακτης μάθησης εξ' αποστάσεως. Διότι κάθε ενότητα εκπαίδευσης μπορεί να παρουσιαστεί ως ξεχωριστό σεμινάριο ή ημερίδα, ή σαν μέρος μαθήματος ενός πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών. Επιπλέον, των διαφανειών παρουσιάσεων είναι διαθέσιμες ηχητικές οδηγίες, υλικό εκπαίδευσης με μελέτες περιπτώσεων και ένα Μηχανολογικό Εγχειρίδιο.

Το εργαλείο RETScreen, ως τυποποιημένο λογισμικό για την ανάλυση ενεργειακών προγραμμάτων που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναπτύχθηκε από την Καναδική Κυβέρνηση και διατίθεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας http://retscreen.gc.ca. Την ευθύνη για το πρόγραμμα έχει το Καναδικό Ινστιτούτο Ερευνών Φυσικών Πόρων CANMET. Όσοι χρήστες προμηθεύονται το λογισμικό καλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους με σκοπό την ανάδειξη της παγκόσμιας χρήσης του εργαλείου.

3.2.9 Το σύστημα HOT 2XP

3.2.9.1 Σκοπός

Το HOT2XP έχει σκοπό την ανάλυση των ενεργειακών απαιτήσεων ανάλογα με τη δομή και την πολυπλοκότητα της κατοικίας, με δυνατότητα σύστασης δράσεων ενεργειακής βελτίωσης, όπου αυτές απαιτούνται. Τα αποτελέσματα της εικονικής προσομοίωσης των καταναλώσεων του εργαλείου συγκρίνονται με αυτά που προκύπτουν από την εισαγωγή πραγματικών δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης από το χρήστη.

3.2.9.2 Περιγραφή Λειτουργιών – Δυνατοτήτων

Το σύστημα Hot2xp αποτελεί ένα νέο μέλος της οικογένειας του λογισμικού ενεργειακής ανάλυσης HOT2000 και απευθύνεται σε ενεργειακούς επιθεωρητές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τοπικούς φορείς αλλά και σε ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται για τη λειτουργικότητα της κατοικίας τους.

Το σύστημα περιέχει βιβλιοθήκες για τις λεπτομέρειες κατασκευής, τα καιρικά δεδομένα αλλά και καταχωρήσεις για λογαριασμούς. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει επιπλέον πληροφορίες στο μενού των προεπιλογών (όπως στην περιγραφή των παραθύρων) και να αυξήσει την ακρίβεια της ανάλυσης. Συνεπώς, όταν εισαχθούν τα στοιχεία για καταναλώσεις σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, μετά τους υπολογισμούς συγκρίνονται η πραγματική κατανάλωση, με βάση τους λογαριασμούς, με την πρότυπη κατανάλωση. Το σύστημα προτείνει και πιθανές δράσεις ενεργειακής βελτίωσης, όπως η καλύτερη θερμομόνωση και η τοποθέτηση διπλού στρώματος υαλοπινάκων.

Το περιβάλλον του εργαλείου αποτελείται από τέσσερα πεδία:

- Το πεδίο της περιγραφής / προσομοίωσης του κτιρίου και των λειτουργιών του και δημιουργίας ξεχωριστού «φακέλου»

- Το πεδίο της σύγκρισης της κατάστασης προσομοίωσης υπολογισμένη από το HOT2XP με την κατάσταση που προκύπτει από την εισαγωγή πραγματικών δεδομένων

- Το πεδίο της σύγκρισης των σεναρίων διαφορετικών «φακέλων» κτιρίων (βασικού, τεχνικού, αναβάθμισης) με σκοπό την ταυτοποίηση στοιχείων που οδηγούν σε μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση

- Το πεδίο των βιβλιοθηκών (όπου βρίσκεται το κόστος των ενεργειακών καυσίμων)

Συμπερασματικά, οι λόγοι για τους οποίους το Hot2xp αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο είναι ο γρήγορος υπολογισμός της κτιριακής ενεργειακής κατανάλωσης με δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μεθόδων. Οι ενεργειακοί υπολογισμοί λαμβάνουν υπόψη τα λεπτομερή μοντέλα για φιλτράρισμα του αέρα και θερμικές απώλειες, εφόσον το ενεργειακό ισοζύγιο διατηρείται σε όλο τον όγκο της κατοικίας. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει ευρεία επιλογή για εξοπλισμό χρήσης ζεστού νερού και εξοπλισμό HVAC για πέντε διαφορετικούς τύπους καυσίμου (φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο, προπάνιο, ξύλο).

3.2.9.3 Μεθοδολογία και Τρόπος Εφαρμογής

Το HOT2XP αναπτύχθηκε το 2005 από Καναδικό Κέντρο Ενεργειακής Τεχνολογίας και Φυσικών Πόρων CANMET και αποτελεί μια γρήγορη και εύκολη μέθοδο για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης στις κατοικίες

Στη δεκαετία του ’70, το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (US Department Of Energy- DOE) ξεκίνησε τη μοντελοποίηση των ενεργειακών απωλειών στα κτίρια και στις καταναλώσεις του εξοπλισμού HVAC (θέρμανση-ψύξη-αερισμός) με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού. Το αποτέλεσμα ήταν η αναγνώριση ότι το ένα τρίτο της ενεργειακής χρήσης στις Η.Π.Α. συνδέεται αποκλειστικά με την κτιριακή θέρμανση και ψύξη. Έτσι τέθηκε το ζήτημα της ανάπτυξης εργαλείων που θα εξασφάλιζαν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Αρχικά αναπτύχθηκε το πρόγραμμα BLAST και έπειτα τα λογισμικά DOE2 και Energy Plus, τα οποία έχουν αυξημένες δυνατότητες ως προς τον υπολογισμό εκτενών δεδομένων εισαγωγής. Το DOE χρηματοδότησε την υπολογιστική μηχανή και στηρίχτηκε στην αμερικάνικη ιδιωτική βιομηχανία για την ανάπτυξη των διεπαφών και του περιβάλλοντος εργασίας των εργαλείων που βασίζεται στο OS των Windows.

Τα στοιχεία που οφείλουν να εισαχθούν για να εξαχθεί η μελέτη είναι τα εξής:

- Μια λεπτομερής περιγραφή της κατοικίας με τη διαστασιολόγηση του κτιρίου, τον τύπο και την επιφάνεια των αδιαφανών επιφανειών, το κτιριακό κέλυφος, το σχεδιασμό του κτιρίου και τον προσανατολισμό του.

- Τα στοιχεία λογαριασμών των ενοίκων για χρήση ηλεκτρισμού και για φυσικό αέριο όσον αφορά την κατανάλωση θερμικής ενέργειας σε ετήσια βάση.

- Καιρικά δεδομένα για την περιοχή που είναι χτισμένο το κτίριο.

Το καναδικό Hot2xp [23] είναι απλούστερο πρόγραμμα ενεργειακής ανάλυσης από το αμερικάνικο Energy Plus και για τη χρήση του απαιτούνται μόνο οι βασικές γνώσεις για την οικοδόμηση και λειτουργικότητα των κατοικιών.

3.2.9.4 Πιλοτικές εφαρμογές – Κόστος Απόκτησης και Χρήσης

Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει το πρόγραμμα, μέσω της ιστοσελίδας http://buildingsgroup.nrcan.gc.ca/software/hot2xp_e.html καταχωρεί ορισμένα στοιχεία του, όπως όνομα και e-mail και στη συνέχεια προμηθεύεται εντελώς δωρεάν το λογισμικό. Η χρήση του δεν επιφέρει επιβάρυνση. Επίσης, το πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί εκτός από την αγγλική και στη γαλλική έκδοση.

3.2.10 Το σύστημα DATAMINE

Collecting DATA from Energy Certification to Monitor Performance Indicators for New and Existing Buildings

3.2.10.1 Σκοπός

Η γενική έλλειψη πληροφοριών για την πραγματική κατάσταση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη και η δυσκολία στη λήψη μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας, προκάλεσε τη χρήση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EP), ως πηγή στοιχείων. Η μεγάλη ποικιλία των κτιρίων, των τύπων πιστοποιητικών που εκδίδονται στην Ευρώπη καθώς και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (EPBD) [27] απαιτούν ένα γενικό σύστημα ελέγχου, που μπορεί να εφαρμοστεί σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

- Η ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης δομής δεδομένων και ενός σχεδίου αξιολόγησης.

- Η εφαρμογή 12 προτύπων προγραμμάτων για τη συλλογή δεδομένων και ο παράλληλος έλεγχος σε 12 Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη. Εξετάζονται ακόμη οι διαφορετικές εθνικές δραστηριότητες πιστοποίησης.

- Η αξιολόγηση και σύγκριση των συλλεχθέντων στοιχείων οικοδόμησης.

- Η αξιολόγηση και σύγκριση των μεθόδων συλλογής και των σχεδίων ελέγχου.

3.2.10.2 Περιγραφή Λειτουργιών – Δυνατοτήτων

Η δομή δεδομένων αξιολόγησης, η οποία διαμορφώνεται και εξετάζεται μέσα στο πρόγραμμα DATAMINE, παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου. Συνολικά 255 παράμετροι καθορίζονται από τις οποίες ένα κατάλληλο δείγμα μπορεί να επιλεγεί για να περιγράψει την ενεργειακή απόδοση της οικοδόμησης, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση και τον τύπο του ενεργειακού πιστοποιητικού. Η δομή δεδομένων ακολουθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση: Η υπάρχουσα έκδοση 1.0 θα χρησιμοποιηθεί από όλους τους συνεργάτες του DATAMINΕ στα πρότυπα προγράμματά τους με τον ίδιο τρόπο. Αυτή θα είναι μια δοκιμαστική λειτουργία για την ανάπτυξη μιας πιθανής ευρύτερης εφαρμογής. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της εφαρμογής των 12 προτύπων προγραμμάτων, μπορεί να αναπτυχθεί στο τέλος του προγράμματος DATAMINE μια τελική έκδοση.

- Εφαρμογή της δομής δεδομένων

Τα στοιχεία κάθε πρότυπου προγράμματος θα συλλεχθούν σε μια βάση δεδομένων, η οποία είναι ένα φύλλο εργασίας EXCEL. Το στοιχείο κάθε κτιρίου γράφεται σε μια σειρά του πίνακα (σύνολο στοιχείων). Οι στήλες του πίνακα περιγράφουν τις ιδιότητες οικοδόμησης. Κάθε στήλη (τομέας στοιχείων) του πίνακα αντιπροσωπεύει μια καλά καθορισμένη ποσότητα που μπορεί να είναι ένας αριθμός,( π.χ. κλιματιζόμενη περιοχή του κτιρίου σε m²) ή μια ένδειξη ειδικής πληροφορίας,( π.χ. το όνομα της πόλης όπου βρίσκεται το κτίριο).

- Εναρμόνιση

Μία σημαντική εργασία είναι η εναρμόνιση των δεδομένων της κοινής δομής αξιολόγησης. Οι ποσότητες καθορίζονται με τον ίδιο τρόπο σε καθένα από τα 12 πρότυπα προγράμματα. Έτσι θα υπάρχει μια βάση για σύγκριση των αποτελεσμάτων των προτύπων προγραμμάτων και για τη διάδοση του DATAMINE. Η εναρμόνιση είναι επίσης μια προϋπόθεση για την εφαρμογή του εργαλείου λογισμικού που αναπτύχθηκε από το IWU (Institut Wohnen und Umwelt).

- Πληρότητα και δυνατότητα πραγματοποίησης

Η δομή δεδομένων πρέπει να είναι όσο το δυνατό περιεκτικότερη αλλά ταυτόχρονα και απλή για να γίνει εφαρμόσιμη. Για να πραγματωθούν οι δύο στόχοι πρέπει να υπάρχει συναίνεση μεταξύ όλων των συνεργατών του προγράμματος. Η δομή δεδομένων λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς τύπους ενεργειακών πιστοποιητικών στις χώρες της ΕΕ και τους διαφορετικούς στόχους ελέγχου. Για παράδειγμα, διαφορετικά στοιχεία παραδίδονται από ένα ενεργειακό υπολογισμό και από μια λειτουργική εκτίμηση για ένα συγκεκριμένο κτίριο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις κατοικίες και τα εμπορικά κτίρια, δηλαδή δεν είναι δυνατό να εισάγονται όλες οι πληροφορίες εισαγωγής στη δομή δεδομένων του DATAMINE. Κατά συνέπεια, σε καθεμία περίπτωση συμπληρώνονται τα στοιχεία της δομής που απαιτούνται και τα υπόλοιπα μένουν κενά.

Τύποι συλλεχθέντων στοιχείων:

Οι διαφορετικές ομάδες ποσοτήτων περιλαμβάνουν τα εξής:

- Στοιχεία ενεργειακών πιστοποιητικών: Πρόκειται για τα βασικά στοιχεία του ενεργειακού πιστοποιητικού, περιλαμβάνονται: ο τύπος του κτιρίου, η ημερομηνία πιστοποίησης και ο λόγος που έγινε, το εργαλείο πιστοποίησης, η ιδιότητα του ενεργειακού συμβούλου και η ταξινόμηση του κτιρίου σύμφωνα με τους εθνικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται στα ενεργειακά πιστοποιητικά.

- Γενικά στοιχεία του κτιρίου: Πρόκειται για τα βασικά στοιχεία τύπου και μεγέθους του κτιρίου, περιλαμβάνονται: η πόλη και η περιοχή του κτιρίου, η κλιματική ζώνη που ανήκει, η θέση ως προς τα γειτονικά κτίρια, η λειτουργικότητα του κτιρίου, ο αριθμός των ορόφων και διαμερισμάτων του κτιρίου και η κλιματιζόμενη επιφάνεια.

- Στοιχεία κτιριακού κελύφους: Πρόκειται για τα στοιχεία που περιγράφουν τη θερμική απόδοση του κελύφους (περιλαμβάνεται και το θερμαινόμενο μέρος του κτιρίου) , όπως: ο συντελεστής θερμοπερατότητας, το εμβαδόν των διαφόρων επιφανειών και οι ιδιότητες των παραθύρων, τοίχων, οροφής και υπογείου.

- Στοιχεία συστημάτων: Πρόκειται για τα στοιχεία που περιγράφουν τα συστήματα ενεργειακού εξοπλισμού του κτιρίου όπως ο τύπος συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμότητας, το έτος εγκατάστασης τους, ο τύπος των καυσίμων, οι πληροφορίες για τα συστήματα κλιματισμού, εξαερισμού και φωτισμού, ο τρόπος ελέγχου των συστημάτων και η αποδοτικότητα των αντλιών.

- Υπολογισμός ενεργειακής απαίτησης: Καταγράφονται οι μεθοδολογίες υπολογισμού για θέρμανση/ψύξη/ζεστό νερό/φωτισμό/λοιπές ενεργειακές απαιτήσεις, τα εκτιμώμενα αποτελέσματα για τις ενεργειακές καταναλώσεις και τις απώλειες, η είσοδος και έξοδος του κλιματιστικού εξοπλισμού και η παραγωγή θερμότητας από γεννήτριες συμπαραγωγής.

- Βασικές παράμετροι της λειτουργικής εκτίμησης: Καταγράφονται πληροφορίες για τη μεθοδολογία της λειτουργικής εκτίμησης, τη διάρκεια της μετρούμενης περιόδου, τις βασικές συνθήκες λειτουργίας και την έκβαση της έρευνας (μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας) που παρατίθενται στην υποομάδα G.

- Περίληψη της ενεργειακής κατανάλωσης και παραγωγής: Περιλαμβάνει περίληψη της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και παραγωγής, τους τομείς που καταναλώνεται ενέργεια, τις εγκαταστάσεις ενεργειακής παραγωγής στο κτίριο και άλλες ειδικές πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τη λειτουργική εκτίμηση.

- Αρχική ενέργεια, εκπομπές CO2 και συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων: Καταγράφονται οι απαιτήσεις αρχικής ενέργειας, οι τομείς που καταναλώνεται αυτή, οι εκπομπές CO2 του κτιρίου και πού οφείλονται σύμφωνα με τη λειτουργική εκτίμηση.

Συνοπτικά, οι λειτουργικές προδιαγραφές του εργαλείου είναι:

- Να συνδυάζει τις διαφορετικές βάσεις δεδομένων

- Να ελέγχει την αληθοφάνεια των δεδομένων

- Να εκτελεί στατιστικές αναλύσεις σύμφωνα με τον τύπο, το μέγεθος και την ηλικία του καθενός κτιρίου

- Να συσχετίζει μεταβλητές π.χ. την ενεργειακή κατανάλωση με το μέγεθος του κτιρίου, το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας και άλλες παραμέτρους και να συγκρίνει αποτελέσματα μεταξύ χωρών

Οι δυνατότητες που δίνει στη μελέτη του κτιριακού συνόλου είναι:

- Εξετάζεται η κατάσταση και η τάση του εκσυγχρονισμού της οικοδόμησης και της δυνατότητας ενεργειακής εξοικονόμησης: Καλύπτονται θέματα για θερμική μόνωση κτιρίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για παράδειγμα

- Ελέγχεται ο αντίκτυπος που αφορά πολιτικές για το περιβάλλον και εξοικονόμησης ενέργειας.

- Εξετάζεται η ανάπτυξη της ενεργειακής πιστοποίησης.

- Συγκρίνονται και αξιολογούνται οι μέθοδοι υπολογισμού ενεργειακών ισοζυγίων.

- Υποστηρίζει τη διαχείριση χαρτοφυλακίου σε επιχειρήσεις κατοικίας.

3.2.10.3 Μεθοδολογία και Τρόπος Εφαρμογής

Το DATAMINE είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Intelligent Energy Europe- IEE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χάρη στην εφαρμογή της EPBD- Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων, το DATAMINE [24], [25] στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης για το κτιριακό απόθεμα χρησιμοποιώντας ως πηγή στοιχείων τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 8, το πρόγραμμα DATAMINE στοχεύει στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε πρακτικό επίπεδο ώστε να συναχθούν συμπεράσματα για την καθιέρωση εναρμονισμένων συστημάτων ελέγχου. Το πρότυπο πρόγραμμα έχει ένα μεμονωμένο σχέδιο εξετάζοντας τις διαφορετικές χρήσεις και την πιστοποίηση οικοδόμησης καθώς και τις μεθόδους συλλογής δεδομένων και ελέγχου. Συνεπώς, κάθε πρότυπο Project εξετάζει τις διαφορετικές εθνικές δραστηριότητες πιστοποίησης της αποδοτικότητας και τους βασικούς δράστες. Επιπλέον, γίνονται και ενέργειες προώθησης της έννοιας «συλλογή δεδομένων» μέσω των EP ή τους ενεργειακούς λογιστικούς ελέγχους δόμησης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος προορίζονται σε μια βάση για την εφαρμογή των εναρμονισμένων συστημάτων ελέγχου στην οικοδόμηση κτιρίων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο της ΕΕ.

Συλλογή δεδομένων                                                                 Πιστοποίηση

Δεδομένα κτιρίου

Αξιολόγηση

και έλεγχος                                                       Συλλογή στοιχ. σε βάση δεδομένων

Σχήμα 18: Η μεθοδολογία DATAMINE

Το DATAMINE είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε 12 χώρες, υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα στα πρότυπα προγράμματα άρα και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.Παράλληλα υπάρχουν και μεταφράσεις των καταλόγων ταξινόμησης στα γερμανικά, ολλανδικά, πολωνικά κλπ, ώστε να διευκολύνονται οι εφαρμογές έκδοσης εθνικών πιστοποιητικών Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EP).

3.2.10.4 Πιλοτικές εφαρμογές – Κόστος απόκτησης και χρήσης

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Institut Wohnen und Umwelt στο Darmstadt της Γερμανίας και συμμετέχουν 12 κράτη μέλη της ΕΕ. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2008.

Αναλυτικά οι συνεργάτες είναι:

- Institut Wohnen und Umwelt GmbH / Darmstadt / Γερμανία

- Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. / Warszawa /Πολωνία

- Energy for Sustainable Development Ltd / Corsham /Ηνωμένο Βασίλειο

- EBM-consult BV / Arnhem /Ολλανδία

- Politecnico di Torino / Torino / Ιταλία

- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Αθήνα / Ελλάδα

- Flemish Institute for technological research / Mol / Βέλγιο

- Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency / Vienna / Αυστρία

- Building and Civil Engineering Institute ZRMK / Ljubljana / Σλοβενία

- Ecofys ema SL / Castelldefels (Barcelona) / Ισπανία

- Energy Action Limited / Dublin / Ιρλανδία

- Sofia Energy Agency / Sofia / Βουλγαρία

| Αυστρία | 50-100 κατοικίες |
| --- | --- |
| Βέλγιο | 100-500 κατοικίες |
| Βουλγαρία | 100-150 κτίρια τριτογενούς τομέα |
| Γερμανία | 100-500 κατοικίες |
| Ελλάδα | 50-120 κτίρια τριτογενούς τομέα και κατοικίες |
| Ιρλανδία | 100-200 κατοικίες |
| Ιταλία | 100-190 εμπορικά κτίρια και κατοικίες |
| Πολωνία | 100-300 κατοικίες |
| Σλοβενία | 50-100 κατοικίες |
| Ισπανία | 50-100 κατοικίες |
| Ολλανδία | 10000-15000 κατοικίες |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 600-1200 κτίρια τριτογενούς τομέα |

Σχήμα 19: Οι πιλοτικές εφαρμογές του DATAMINE από τις συμμετέχουσες χώρες

Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα συλλέγει δεδομένα από ενεργειακούς ελέγχους σε κατοικίες, γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αεροδρόμια και αθλητικά κέντρα (75% κατοικίες και 25% κτίρια τριτογενούς τομέα). Έπειτα επεξεργάζεται τα στοιχεία από 50-120 κτίρια για την κοινή Βάση Δεδομένων Αξιολόγησης και αναλύει συγκεκριμένους δείκτες ενεργειακής απόδοσης (ΕΡ).

Ως αποτέλεσμα, παραθέτει μια βάση δεδομένων για τη καθημερινή κατανάλωση ενέργειας, αξιολογώντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές μεθοδολογίες και τα εργαλεία για ενεργειακούς ελέγχους, προβάλλοντας συστάσεις για την επεξεργασία και την εφαρμογή του ελληνικού κανονισμού.

Μια γενική επισκόπηση του DATAMINΕ, των διαφόρων προτύπων προγραμμάτων και άλλων γενικών πληροφοριών διατίθενται στην ιστοσελίδα http://env.meteo.noa.gr/datamine/. Το φύλλο εργασίας του EXCEL με τις 255 παραμέτρους δεν έχει κόστος απόκτησης.

Πίνακας 3.1: Συγκριτική Αξιολόγηση των Συστημάτων

|  | EPA-ED | EPA-NR | EPIQR | BE06 | XENIOS | DATAMINE | HOT2XP | RETSCREEN | HES | ABGR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Χώρα ανάπτυξης/εφαρμογής | ΕΕ | ΕΕ | ΕΕ | Δανία | ΕΕ | ΕΕ | Καναδάς | Καναδάς | ΗΠΑ | Αυστραλία |
| Λογισμικό για κατοικίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λογισμικό για κτίρια τριτογενούς τομέα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λογισμικό για ξενοδοχεία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έκδοση τεχνικής έκθεσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κατάταξη/βαθμολόγηση κτιρίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| On-line λογισμικό |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αυτόνομο λογισμικό |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Καταβολή χρηματικού ποσού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

# ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

## 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχοντας αναφερθεί παραπάνω στην ανάγκη ύπαρξης πολιτικής καθώς και σχεδίου δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας θα αναλύσουμε την προτεινόμενη εφαρμογή, δηλαδή την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για εκπαιδευτικό περιβάλλον και θα περιοριστούμε στο πεδίο των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιριακού τομέα. Έτσι λοιπόν σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί με σκοπό το σύστημα που θα αναπτυχθεί να πραγματοποιεί ενεργειακή επιθεώρηση στον οικιακό τομέα, μέσω της οποίας λαμβάνει χώρα ο εντοπισμός των σημείων που χρήζουν παρέμβασης, καθώς και η επιλογή και αξιολόγηση των αναγκαίων δράσεων ενεργειακής βελτίωσης.

## 4.2 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Μια γενική επισκόπηση του προτεινόμενου μοντέλου του υποσυστήματος απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 20: Προτεινόμενο Μοντέλο Συστήματος υποστήριξης εκπαιδευτικής διαδικασίας

Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο υποσύστημα έχει τη δυνατότητα διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης της κτιριακής μονάδας, της επιλογής κατάλληλων δράσεων εξοικονόμησης, καθώς και της αξιολόγησης αυτών, με απώτερο στόχο την πρόταση δράσεων, καθώς και τη σύνταξη αναφοράς από τον σπουδαστή, ο οποίος θα κρίνει και θα διακιολογεί τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 20, στο πλαίσιο λειτουργίας του συγκεκριμένου υποσυστήματος εμπλέκονται τα ακόλουθα τμήματα:

- Τμήμα Εισόδου: Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ του σπουδαστή και του προγράμματος. Μέσω ενός κατάλληλα ανεπτυγμένου διαλογικού περιβάλλοντος εκμαιεύεται από τον σπουδαστή το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών, το οποίο και αποθηκεύεται κατάλληλα από το υποσύστημα, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η επεξεργασία του.

- Τμήμα Εφαρμογής: Αποτελείται από τον «πυρήνα» των λειτουργικών διαδικασιών του υποσυστήματος για την εκτέλεση ενεργειακής επιθεώρησης σε μια κτιριακή μονάδα, τον εντοπισμό των σημείων που χρήζουν παρέμβασης μέσω σύγκρισης της απόδοσης με πρότυπους δείκτες και την επιλογή και αξιολόγηση των κατάλληλων δράσεων ενεργειακής βελτίωσης. Η δράση του συγκεκριμένου τμήματος συνεπικουρείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα:

- Βάση Πρότυπων Ειδικών Δεικτών: Περιέχει πρότυπους ενεργειακούς δείκτες έντασης για την κτιριακή μονάδα. Οι δείκτες αυτοί περιγράφουν την πρότυπη ειδική ενεργειακή κατάσταση της κτιριακής μονάδας, και αποτελούν την ουσιαστική παράμετρο σύμφωνα με την οποία πραγματοποιείται διάγνωση της ενεργειακής κατάστασης και εντοπισμός των σημείων που χρήζουν παρέμβασης.

- Βάση Δράσεων: Περιέχει τις πιο συνηθισμένες δράσεις ενεργειακής βελτίωσης, καθώς και δεδομένα για την τεχνοοικονομική τους αξιολόγηση, όπως κόστος κεφαλαίου, κόστος συντήρησης, καθώς και ύψος αναμενόμενης ενεργειακής εξοικονόμησης. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι δράσεις ομαδοποιούνται σε δράσεις για το φωτισμό, τη θέρμανση, τον κλιματισμό και το λοιπό Η/Μ εξοπλισμό

- Τμήμα Εξόδου: Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί την έξοδο του υποσυστήματος, οπότε και παρέχεται στο σπουδαστή ένα πρόγραμμα δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Επίσης ακολούθως παραθέτουμε το περιβάλλον, όπως αυτό θα παρουσιάζεται στον σπουδαστή κατά τη διάρκεια της διενέργειας του ενεργειακού ελέγχου της κτιριακής μονάδας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

-Δήμος, Περιοχή κτιρίου:

-Χρονολογία κατασκευής: [1950...2009]

-Τομείς σημαντικής ανακαίνισης κτιρίου (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί):

Τέσσερα κελιά με προεπιλεγμένα: Θέρμανση, Φωτισμός, Κλιματισμός, Κτιριακό κέλυφος και περιορισμό να μην εμφανίζεται πάνω από μία φορά η ίδια επιλογή.

-Χρονολογία της παραπάνω ανακαίνισης κάθε τομέα εφόσον υπάρχει: [1950..2009]

Τέσσερα κελιά με φραγή στο καθένα αυτήν που αναφέρεται παραπάνω.

-Χρήση του κτιρίου:

Προεπιλεγμένα: Οικία, Κατάστημα, Γραφεία

-Αριθμός ορόφων κτιρίου: [0..40]

-Προσανατολισμός πρόσοψης κτιρίου:Επιλογή από  τα Β, Δ, Α, Ν, ΒΑ, ΒΔ, ΝΑ ,ΝΔ

-Συνολικό εμβαδόν κτιρίου: [5..1000]m2:

-Αριθμός υπό εξέταση ορόφων: [0..40]

-Εμβαδόν του υπό εξέταση ορόφου: [5..1000]m2:

-Ωράριο λειτουργίας του υπό εξέταση ορόφου – κτιρίου:

Προεπιλεγμένες Επιλογές: Εβδομαδιαίο, Μόνο εργάσιμες ημέρες, Εργάσιμες και Σάββατα

-Ετήσιο Κόστος Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε € (πραγματικά στοιχεία προηγούμενου έτους): [0..3000]

-Ετήσιο Κόστος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης σε € (πραγματικά στοιχεία προηγούμενου έτους): [0..3000]

-Ετήσιο Κόστος Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου σε € (πραγματικά στοιχεία προηγούμενου έτους): [0..3000]

Όπως γίνεται κατανοητό παραπάνω παρουσιάζονται οι εισαγωγικές ερωτήσεις από τις οποίες το σύστημα θα αποκτά γενικές γνώσεις όσον αφορά στο κτίριο που θα πραγματοποιηθεί η ενεργειακή επιθεώρηση. Επίσης φαίνονται οι φραγές που ισχύουν για τα στοιχεία που θα εισάγει ο σπουδαστής και βρίσκονται εντός των αγγιλών [], όπου παρουσιάζεται το κάτω και το άνω όριο, καθώς επίσης και οι προεπιλεγμένες επιλογές από τις οποίες θα πρέπει ο σπουδαστής να επιλέξει μία σε κέθε πεδίο ερώτησης.

## 4.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4.3.1 Δομή Διαδικασίας

Η ακολουθούμενη διαδικασία στο σύστημα σε μορφή λογικού διαγράμματος φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα :

Σχήμα 21: Διάγραμμα Ροής Λειτουργιών Συστήματος

Η σχηματικά περιγραφείσα διαδικασία αναλύεται στη συνέχεια.

- Εισαγωγή Δεδομένων: Λαμβάνει χώρα η εισαγωγή των προβλεπόμενων από το σύστημα δεδομένων. Τα εισαχθέντα δεδομένα περιγράφονται ακολούθως:

  - Για την εξεταζόμενη κτιριακή μονάδα είναι y Є [1, 4], όπου με y προσομοιώνεται κάθε μια από τις 4 μεγάλες κατηγορίες καταναλώσεων μιας κτιριακής μονάδας (κατά αντιστοιχία: φωτισμός, κλιματισμός, θέρμανση, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός). Ανάλογα με την κατηγορία της ομάδας εξοπλισμού που εξετάζεται, χαρακτηρίζονται και τα απαιτούμενα εισαγόμενα δεδομένα.

- Υπολογισμός Ειδικού Δείκτη: Πραγματοποιείται ο υπολογισμός του κατάλληλου ανά περίπτωση ειδικού ενεργειακού δείκτη έντασης.

- Χαρακτηρισμός Ειδικού Δείκτη: Πραγματοποιείται σύγκριση του ειδικού δείκτη που υπολογίστηκε στο προηγούμενο βήμα με πρότυπες τιμές της βάσης ειδικών δεικτών. Ο ειδικός δείκτης χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες τρεις μεταβλητές:

  - y Є [1, n], όπου y ακέραιος, όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

  - k Є [1, 5], όπου k ακέραιος, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό που λαμβάνει ο υπολογιζόμενος ειδικός δείκτης («καλός», «ικανοποιητικός», «μέτριος», «αδύναμος», «πολύ αδύναμος») συγκρινόμενος με τον πρότυπο ειδικό δείκτη της βάσης δεδομένων.

- Εντοπισμός Σημείων Παρέμβασης: Ανάλογα με το χαρακτηρισμό του ειδικού δείκτη, εντοπίζονται τα σημεία που χρήζουν υλοποίησης δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης.

- Λίστα Δράσεων: Περιλαμβάνει τις δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν για τη βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης της μονάδας, κατηγοριοποιημένες ανά πεδίο παρέμβασης, π.χ. δράσεις για το φωτισμό, δράσεις για τη θέρμανση κ.λ.π.

Πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα στοιχεία εισόδου και η διαδικασία που θα ακολουθείται, ώστε να γίνει ο υπολογισμός του Ειδικού Ενεργειακού Δείκτη σε κάθε μία κατηγορία του οικιακού τομέα.

Ο κτιριακός εξοπλισμός απαρτίζεται από τις ακόλουθες κύριες κατηγορίες ενεργειακής κατανάλωσης:

- Φωτισμός.

- Κλιματισμός (ψύξη /θέρμανση).

- Θέρμανση (χώρων, ζεστού νερού).

- Λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται αναλυτικά η πειγραφή των στοιχείων που απαιτείται να δοθούν από τον φοιτητή στο σύστημα ως είσοδος και σημειώνεται ότι οι παράγοντες του κτιριακού κελύφους που επηρεάζουν τα δεδομένα της ενεργειακής κατανάλωσης, αν και διαδραμματίζουν κάποιο ρόλο στα τελικά αποτελέσματα, για χάριν απλούστευσης δεν ζητούνται να συμπληρωθούν από τον σπουδαστή.

Σχήμα 22 : Ανάλυση δεδομένων εισόδου ανά κλάδο για τον κτιριακό τομέα

Ακολούθως παρατίθενται οι φόρμες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στον φοιτητή να συμπληρωθούν με τα στοιχεία εισόδου της κτιριακής μονάδας που θα εξετάσει, για κάθε κλάδο ξεχωριστά, δηλαδή φωτισμό, θέρμανση, κλιματισμό και λοιπό Η/Μ εξοπλισμό ακολουθώντας ακριβώς το πρότυπο του παραπάνω διαγράμματος.

|  | ΜΕΤ/ΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΦΡΑΓΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Κατηγορίες φωτιστικών σωμάτων Αριθμός φωτιστικών σωμάτων Ισχύς Ώρες λειτουργίας Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | n Π P h ΕΠ | αριθμός αριθμός W->kW αριθμός m2 | [1..5] [1..100] [20..1000] [0.. [1..1000] |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Πλήθος διαφορετικών καταναλισκόμενων καυσίμων Ονομασία καταναλισκόμενων καυσίμων Καταναλισκόμενη ποσότητα θερμικής ενέργειας ανά καύσιμο *Ηλεκτρισμός Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | n name KE ΕΠ | αριθμός συμβ/ρά kJ->GJ MWh-> *3,6*106kJ m2 | [1..13] [καύσιμα πίνακα] [1.. [1..1000] |
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Πλήθος διαφορετικών μορφών καταναλισκόμενης ενέργειας Πλήθος διαφορετικών κατηγοριών κλιματιστικών σωμάτων Πλήθος κλιματιστικών μονάδων ανά κατηγορία Εγκατεστημένη ισχύς σώματος ανά κατηγορία Ώρες λειτουργίας κλιματιστικών σωμάτων μιας κατηγορίας Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | n1 n2 Π P h ΕΠ | αριθμός αριθμός αριθμός W->kW αριθμός m2 | [0..5] [0..5] [0..100] [1..10000] [0.. [1..1000] |
| ΛΟΙΠΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Πλήθος διαφορετικών μορφών καταναλισκόμενης ενέργειας Πλήθος διαφορετικών κατηγοριών εξοπλισμού Ισχύς μιας μονάδας εξοπλισμού ανά κατηγορία Ώρες λειτουργίας μιας κατηγορίας Η/Μ εξοπλισμού Πλήθος μονάδων ομοειδούς εξοπλισμού ανά κατηγορία Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | n1 n2 P h Π ΕΠ | αριθμός αριθμός W->kW αριθμός αριθμός m2 | [0..5] [0..10] [0..5000] [0.. [1..100] [1..1000] |

Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο πίνακας πρέπει να αναφερθεί ότι περιλαμβάνει τους τέσσερις κλάδους, όπως αυτοί αναλύθηκαν και παραπάνω για τον οικιακό τομέα. Επίσης σε κάθε κλάδο ζητείται ο προσδιορισμός, δηλαδή η εισαγωγή τιμών από τον σπουδαστή διαφόρων πληροφοριών, όπως για παράδειγμα το πλήθος των καυσίμων που κατανωλώνονται στον συγκεκριμένο τομέα, το πλήθος των διαφορετικών κατηγοριών και μονάδων εξοπλισμού, οι ώρες λειτουργίας και η επιφάνεια του χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση που δίνει ως δεδομένα στο σύστημα ο σπουδαστής. Όλα αυτά τα στοιχεία απαιτούνται για τον υπολογισμό του Ειδικού Ενεργειακού Δείκτη και είναι γι’αυτό το λόγο που τους δίνεται αντίστοιχα από το σύστημα ένα συγκεκριμένο όνομα μεταβλητής που θα αποθηκεύει τις τιμές που ο σπουδαστής έχει εισαγάγει. Επιπροσθέτως παρουσιάζεται στον πίνακα η μονάδα μέτρησης κάθε στοιχείου που εισάγεται, ώστε να γνωρίζει ο σπουδαστής εκ των προτέρων σε ποιά τάξη μεγέθους θα πρέπει να είναι τα δεδομένα και τέλος η φραγή αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, μιας και βοηθά στην αποφυγή διαταραχών της λειτουργίας του σε περίπτωση εκούσιας εισαγωγής εσφαλμένων στοιχείων εισόδου.

4.3.2 Διαδικασία Υπολογισμών

Έχοντας συγκεντρώσει ο σπουδαστής όλα τα παραπάνω στοιχεία που απαιτούνται και αφού τα εισάγει στο περιβάλλον του συστήματος με προσοχή και συνέπεια, ώστε να αντιστοιχεί πραγματικά κάθε τιμή στο κατάλληλο πεδίο, μπορεί στη συνέχεια το σύστημα να προχωρήσει στον υπολογισμό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ανά κατηγορία και του Ειδικού Ενεργειακού Δείκτη ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Φωτισμός (y=1): Ο υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης που πραγματοποιείται από τα φωτιστικά σώματα της μονάδας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: ΚΕ11: η συνολικά καταναλισκόμενη ενέργεια στο φωτισμό. n : το πλήθος των διαφορετικών κατηγοριών φωτιστικών σωμάτων. Π : το πλήθος των φωτιστικών σωμάτων ανά κατηγορία. Ρ : η εγκατεστημένη ισχύς του ενός φωτιστικού σώματος, ανά κατηγορία. h : οι ώρες λειτουργίας μιας κατηγορίας φωτιστικών σωμάτων. Κλιματισμός (y=2): Ο υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης που πραγματοποιείται από τα κλιματιστικά σώματα της μονάδας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: ΚΕ12: η συνολικά καταναλισκόμενη ενέργεια στον κλιματισμό. n1 : το πλήθος των διαφορετικών μορφών καταναλισκόμενης ενέργειας. n2 : το πλήθος των διαφορετικών κατηγοριών κλιματιστικών σωμάτων. Π : το πλήθος των κλιματιστικών σωμάτων ανά κατηγορία. Ρ : η εγκατεστημένη ισχύς του ενός κλιματιστικού σώματος, ανά κατηγορία. h : οι ώρες λειτουργίας μιας κατηγορίας κλιματιστικών σωμάτων. Θέρμανση (y=3): Ο υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης που πραγματοποιείται για τη θέρμανση χώρων και ζεστού νερού χρήσης της μονάδας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: ΚΕ13: η συνολικά καταναλισκόμενη ενέργεια στο λέβητα. n : το πλήθος των διαφορετικών καταναλισκόμενων καυσίμων. ΚΕ : η καταναλισκόμενη ποσότητα της ενέργειας ανά καύσιμο σε κατάλληλες φυσικές μονάδες. ΚΘΔ : η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη ανά είδος καυσίμου. Λοιπός Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός (y=4): Ο υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης που πραγματοποιείται από το σύνολο των υπόλοιπων κατηγοριών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: ΚΕ14 : η συνολικά καταναλισκόμενη ενέργεια στον λοιπό Η/Μ εξοπλισμό. n1 : το πλήθος των διαφορετικών μορφών καταναλισκόμενης ενέργειας. n2 : το πλήθος των διαφορετικών κατηγοριών εξοπλισμού. Π : το πλήθος του ομοειδή εξοπλισμού ανά κατηγορία. Ρ : η εγκατεστημένη ισχύς μιας μονάδας εξοπλισμού, ανά κατηγορία. h : οι ώρες λειτουργίας μιας κατηγορίας Η/Μ εξοπλισμού.

- Υπολογισμός Ειδικών Δεικτών

Ο υπολογισμός των ειδικών δεικτών ενεργειακής κατανάλωσης πραγματοποιείται για κάθε κλάδο της κτιριακής μονάδας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

όπου:

: η καταναλισκόμενη ποσότητα της κατηγορίας κατανάλωσης y.

EΠj	: η επιμέρους επιφάνεια

Τέλος είναι αναγκαίο να παραθέσουμε ακολούθως τον πίνακα που απαιτείται για την συνολικά καταναλισκόμενη ενέργεια στον κλάδο της θέρμανσης και είναι αυτός που αναφέρει την Καθαρή Θερμογόνο Δύναμη κάθε πιθανού καυσίμου που μπορεί να χρησιμοποιείται στην υπό εξέταση μονάδα του οικιακού τομέα με σκοπό τη θέρμανση.

Πίνακας 4.1: Καθαρής Θερμογόνου Δύναμης Καυσίμων

| Στερεά Καύσιμα |
| --- |
| Μορφή Ενέργειας | ΚΘΔ (kJ/kg) | Μονάδα Μέτρησης |
| Γαιάνθρακας | 27.090 | Τόνοι |
| Λιγνίτης | 5.690 | Τόνοι |
| Μπρικέτες | 15.280 | Τόνοι |
| Υγρά Καύσιμα |
| Μορφή Ενέργειας | ΚΘΔ (kJ/l) | Μονάδα Μέτρησης |
| Ντήζελ | 35.740 | Λίτρα |
| Βενζίνη | 32.070 | Λίτρα |
| Αργό Πετρέλαιο | 36.935 | Λίτρα |
| Μαζούτ | 37.810 | Λίτρα |
| LPG | 26.010 | Λίτρα |
| Βιοντήζελ | 32.635 | Λίτρα |
| Αέρια Καύσιμα |
| Μορφή Ενέργειας | ΚΘΔ (kJ/m3) | Μονάδα Μέτρησης |
| Φυσικό Αέριο | 39.000 | Κυβικά Μέτρα |
| Προπάνιο | 111.800 | Κυβικά Μέτρα |
| Βουτάνιο | 134.000 | Κυβικά Μέτρα |
| Άλλες Μορφές Ενέργειας |
| Μορφή Ενέργειας | Συντελεστής Μετατροπής σε kJ | Μονάδα Μέτρησης |
| Ηλεκτρική Ενέργεια | 3,6∙106 | MWh |

4.3.3 Αξιολόγηση Ειδικού Ενεργειακού Δείκτη

Στη συνέχεια έχοντας πραγαμτοποιήσει όους τους απαραίτητους υπολοισμούς και διαθέτοντας πια τους Ειδικούς Ενεργειακούς Δείκτες για κάθε κλάδο του κτιρίου του οικιακού τομέα θα προχωρήσουμε στη φάση του ελέγχου, δηλαδή στη σύγκριση του Ειδικού Ενεργειακού Δείκτη που προέκυψε με τους Πρότυπους Ενεργειακούς Δείκτες για κάθε τομέα αντίστοιχα, οι οποίοι περιέχονται σε μια βάση και φαίνονται αναλυτικά και στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 4.2: Πρότυπων Ειδικών Δεικτών

| Πρότυποι Ειδικοί Δείκτες | Καλός | Ικανοποιητικός | Μέτριος | Αδύναμος | Πολύ Αδύναμος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < από | από | έως | από | έως | από | έως | > |
| Φωτισμός | kWh/m2 | 15 | 15 | 23 | 23 | 30 | 30 | 38 | 38 |
| Κλιματισμός | kWh/m2 | 19 | 19 | 27 | 27 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| Θέρμανση | kWh/m2 | 41 | 41 | 63 | 63 | 84 | 84 | 105 | 105 |
| Λοιπός ΗΜ εξοπλισμός | kWh/m2 | 25 | 25 | 38 | 38 | 50 | 50 | 63 | 63 |
| Φωτισμός | GJ/m2 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 |
| Κλιματισμός | GJ/m2 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 |
| Θέρμανση | GJ/m2 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,38 |
| Λοιπός ΗΜ εξοπλισμός | GJ/m2 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 |

Έτσι δηλαδή έχοντας εισάγει τα δεδομένα με προσοχή, ώστε οι μονάδες σε κάθε μεταβλητή να είναι οι κατάλληλες και υπολογίζοντας τον Ειδικό Ενεργειακό Δείκτη, αφού πρώτα συγκριθεί με τον αντίστοιχο Πρότυπο Δείκτη ανάλογων μονάδων μπορούμε να αποφανθούμε για κάθε κλάδο της κτιριακής μονάδας σε ποιά κατηγορία ανήκει (Καλός, Ικανοποιητικός, Μέτριος, Αδύναμος, Πολύ Αδύναμος) και τελικά να εντοπίσουμε τα πιθανά σημεία που χρήζουν παρέμβασης για ενεργειακή βελτίωση, παρέχοντας από τη λίστα δράσεων συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

# ΕΦΑΡΜΟΓΗ

## 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχοντας παρουσιάσει παραπάνω τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη του συστήματος καθώς και όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε αυτό να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα αξιολόγησης της ενεργειακής κατανάλωσης της κτιριακής μονάδας που εξετάζεται θα ακολουθήσει σε αυτό το κεφάλαιο η αξιολόγηση ουσιαστικά του συστήματος, αφού θα παρουσιαστούν δύο περιπτώσεις εφαρμογής. Με άλλα λόγια για δύο πραγματικά κτίρια πραγματοποιήθηκε η αναλυτική συλλογή δεδομένων εισόδου, όπως αυτές απαιτούνται από το σύστημα και έγινε ο υπολογισμός βήμα προς βήμα του ενεργειακού τους προφίλ, όπως ακριβώς θα γινόταν αυτόματα από το σύστημα, προκειμένου να ελεχθούν τα αποτελέσματα εξόδου και να αξιολογηθούν ως προς την ορθότητά των δεδομένων και της κατάστασης και λειτουργίας των εν λόγω κτιρίων.

## 5.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.2.1 Οικία στη Γλυφάδα

Στην πρώτη περίπτωση εξετάζεται ένα οροφοδιαμέρισμα στο Δήμο Γλυφάδας, Νότια Προάστια. Το εν λόγω διαμέρισμα αποτελεί τον πρώτο όροφο ενός διόροφου κτιρίου, το οποίο είναι πανταχόθεν ελεύθερο, δηλαδή καμία πλευρά του δεν αποτελεί συνεχιζόμενη δόμηση με κάποιο γειτονικό κτίριο. Ο προσανατολισμός της πρόσοψης του κτιρίου είναι βορειοδυτικός και η στέγη αποτελείται αποκλεισικά από ελέυθερη επιφάνεια. Το κτίριο προσδιορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και το ωράριό του είναι εβδομαδιαίο συνεχές.

5.2.1.1 Συλλογή και Εισαγωγή Δεδομένων Εισόδου

Στη συνέχεια φαίνεται η φόρμα των εισαγωγικών ερωτήσεων συμπληρωμένη με τα δεδομένα εισόδου του εν λόγω κτιρίου:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Δήμος, Περιοχή κτιρίου: Γλυφάδα Αττικής

- Χρονολογία κατασκευής: [1950...2009] 1975

- Τομείς σημαντικής ανακαίνισης κτιρίου (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί): Όχι

- Χρονολογία της παραπάνω ανακαίνισης κάθε τομέα εφόσον υπάρχει: [1950..2009]

- Χρήση του κτιρίου: Οικία

- Αριθμός ορόφων κτιρίου: [0..40] 2 και ημιυπόγειο

- Προσανατολισμός πρόσοψης κτιρίου: Δ

- Συνολικό εμβαδόν κτιρίου: [5..1000]m2: 370m2

- Ύψος κτιρίου: [5..500]m : 9,95m

- Αριθμός υπό εξέταση ορόφων: [0..40] 1

- Εμβαδόν του υπό εξέταση ορόφου: [5..1000]m2: 105m2

- Ωράριο λειτουργίας του υπό εξέταση ορόφου – κτιρίου: Εβδομαδιαίο

- Ετήσιο Κόστος Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε € (πραγματικά στοιχεία προηγούμενου έτους): [0..3000] ~700€ (Τελικό πόσο πληρωμής από λογαριασμούς ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων δημοτικών τελών κ.λ.π.)

- Ετήσιο Κόστος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης σε € (πραγματικά στοιχεία προηγούμενου έτους): [0..3000] 800€

- Ετήσιο Κόστος Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου σε € (πραγματικά στοιχεία προηγούμενου έτους): [0..3000] 0

Στη συνέχεια όπως παρουσιάστηκε και στη μεθοδολογία καταγράφουμε τα δεδομένα εισόδου που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση της οικοδομής για κάθε κλάδο ξεχωριστά.

|  | ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΦΡΑΓΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΦΩΤΙΣΜΟΣ: |
| Κατηγορίες φωτιστικών σωμάτων | 4 |  | [1..5] |
| Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά κατηγορία | 1/6/4/1 |  | [1..100] |
| Ισχύς | 80/60/40/20 | W | [20..1000] |
| Ώρες λειτουργίας | 730/5500/2460/1800 | H | [0..8760] |
| Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | 95 | m2 | [1..1000] |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ: |
| Πλήθος διαφορετικών καταναλισκόμενων καυσίμων | 2 |  | [1..13] |
| Ονομασία καταναλισκόμενων καυσίμων | Πετρέλαιο θέρμανσης/Ηλεκτρισμός |  | [καύσιμα πίνακα] |
| Καταναλισκόμενη ποσότητα θερμικής ενέργειας ανά καύσιμο *Ηλεκτρισμός | 1,0tn/(2,9+3)kW*30h | MWh-> *3,6*106kJ | [0..5000] |
| Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | 95 | m2 | [1..1000] |
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: |
| Πλήθος διαφορετικών μορφών καταναλισκόμενης ενέργειας | 1 |  | [0..5] |
| Ονομασία καταναλισκόμενων καυσίμων | Ηλεκτρισμός |  |  |
| Πλήθος διαφορετικών κατηγοριών κλιματιστικών σωμάτων | 1 |  | [0..5] |
| Πλήθος κλιματιστικών μονάδων ανά κατηγορία | 1 |  | [0..50] |
| Εγκατεστημένη ισχύς σώματος ανά κατηγορία | 3,2 | kW | [0..10000] |
| Ώρες λειτουργίας κλιματιστικών σωμάτων μιας κατηγορίας | 60 | h | [0..8760] |
| Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | 95 | m2 | [0..1000] |
| ΛΟΙΠΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: |
| Πλήθος διαφορετικών μορφών καταναλισκόμενης ενέργειας | 1 |  | [0..10] |
| Ονομασία καταναλισκόμενων καυσίμων | Ηλεκτρισμός |  |  |
| Πλήθος διαφορετικών κατηγοριών εξοπλισμού | 5 |  | [0..20] |
| Ισχύς μιας μονάδας εξοπλισμού ανά κατηγορία | 1,6-2/ 2,5/1,05/2,15/2 | kW | [0..10000] |
| Ώρες λειτουργίας μιας κατηγορίας Η/Μ εξοπλισμού | 156,43/330/615/260/150 | h | [0..8760] |
| Πλήθος μονάδων ομοειδούς εξοπλισμού ανά κατηγορία | 1 |  | [0..30] |
| Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | 95 | m2 | [0..1000] |

Όπως φαίνεται παραπάνω έχουν συμπληρωθεί τα δεδομένα εισόδου για την ενεργειακή κατανάλωση της οικίας και σημεώνεται ότι στον λοιπό Η/Μ εξοπλισμό οι ισχείς που έχουν καταγραφεί αντιστοιχούν στις ακόλουθες οικιακές συσκευές: 1,6-2kW:Rowenta Σίδερο ατμού, 11,3kW:AEG κουζίνα, 2,15Kw:AEG πλυντήριο ρούχων, 1,05kW: ARISTON πλυντήριο πιάτων, 2kW: υπόλοιπες καταναλώσεις. Επίσης οι φραγές ως προς την ονομασία καυσίμων προκύπτουν από τον συγκεντρωτικό πίνακα του κεφαλαίου τέσσερα στον οποίο αναφέρονται όλα τα πιθανά στερεά και υγρά καύσιμα και η φραγή στις ώρες λειτουργίας είναι το σύνολο των ωρών ενός ημερολογιακού έτους.

5.2.1.2 Υπολογισμοί-Συγκρίσεις-Κατανομές ανά χρήση

Στη συνέχεια μπορούμε να συνεχίσουμε με τους υπολογισμούς των Ειδικών Ενεργειακών Δεικτών και τη σύγκρισή τους με τους Πρότυπους Δείκτες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- ΦΩΤΙΣΜΟΣ:

= (1*80*730)Wh+(6*60*5.500)Wh+(4*40*2.460)Wh+(1*20*1.800)Wh=

(58.400+1.980.000+393.600+36.000)Wh=2.468.000Wh=2.468kWh

=2.468kWh/95m2=25,97 kWh/h

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μέτριος

- ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

= (1,0tn*36.935Kj/l)+ (177kWh)= (1000l*36.935Kj/l)+637.200kJ =(36.935.000+637.200)Kj=37,5722GJ

=37,522GJ/95m2=0,3954 GJ/ m2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πολύ αδύναμος

- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ:

=3,2Kw*60h=192kWh

=192 kWh/95m2=2.02kWh/m2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Καλός

- ΛΟΙΠΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

=(1,8*156,43)kWh+(2,5*330)kWh+(1,05*615)kWh+(2,15*260)kWh+(2*150)kWh=(281,574+825+645,75+559+300)kWh=2.611,49kWh

=2.611,49kWh/95m2=27,489 kWh/m2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ικανοποιητικός

Έχοντας ολοκληρώσει τους υπολογισμούς και τις συγκρισεις από τη βάση πρότυπων Ειδικών Ενεργειακών Δεικτών μπορούμε πριν σχολιάσουμε τα αποτελέσματα να παραστήσουμε και γραφικά την κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας ως προς κάθε κλάδο, δηλαδή χρήση στον οικιακό τομέα του συγκεκριμένου ορόφου του κτιρίου που εξετάζεται και είναι το παρακάτω σχήμα:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ:

ΦΩΤΙΣΜΟΣ:	2.468kWh

ΘΕΡΜΑΝΣΗ:	177kWh

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ:	192kWh

ΛΟΙΠΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:	2.611,494kWh

Σχήμα 23: Κατανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά χρήση-Περίπτωση Γλυφάδα

Στην συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης το παραπάνω σχήμα παρουσιάζεται μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια καθότι είναι η μοναδική πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται σε παραπάνω από μία χρήσης στις οικιακές ενεργειακές καταναλώσεις, σε αντίθεση με το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται μόνο στη θέρμανση, άρα και καταναλώνεται αποκλειστικά για τη θέρμανση του νρού και των χώρων.

5.2.1.3 Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Έχοντας στη διάθεσή μας όλη την παραπάνω ανάλυση παρατηρούμε ότι βασιζόμενοι στο σύστημα, όπως σχεδιάστηκε τα αποτελέσματα του ενεργειακού προφίλ που προκύπτουν για την υπό εξέταση οικία συμφωνούν με τα προσδοκόμενα. Συγκεκριμένα:

Το κτίριο είναι παλιάς κατασκευής και όλη η αρχική του ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι αρκετά παλιά. Έτσι λοιπόν ο φωτισμός προκύπτει «Μέτριος» παρόλο που η κατανάλωση του φωτισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική. Η θέρμανση χαρακτηρίζεται ως «Πολύ αδύναμη», όπως και αναμενόταν μιας και ο καυστήρας μετρά τριάντα χρόνια λειτουργίας με μοναδικές τις όποιες συντηρήσεις γίνονταν στο πέρασμα των χρόνων και χωρίς να τηρούνται τα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια. Επίσης όσον αφορά στον κλιματισμό το αποτέλεσμα «Καλός» είναι δικαιολογημένο, αφού έχει επιλεχθεί και εγκατασταθεί κλιματιστικό ενεργειακής κλάσης Α+ με εγκατεστημένη την τεχνολογία inverter και η χρήση του γίνεται συνήθως, μόνο σε περιπτώσεις που η εξωτερική θερμοκρασία υπό σκιά ξεπεράσει τους 350C. Τέλος ως προς τον λοιπό Η/Μ εξοπλισμό και πάλι το αποτέλεσμα «Ικανοποιητικός» οφείλεται στην επιλογή των χρησιμοποιούμενων οικιακών συσκευών, αφού όλες είναι ενεργειακής κλάσης Α+ και έχουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Συμπερασματικά λοιπόν το σύστημα ως προς την πρώτη περίπτωση μελέτης η διάγνωση του συστήματος για την εκάστοτε ενεργειακή χρήση υπήρξε πολύ ικανοποιητική.

5.2.1.4. Περίπτωση μελέτης στη Γλυφάδα με εφαρμογή στο σύστημα

Ακολουθούν εικόνες από το σύστημα και από κάθε στάδιο της εφαρμογής με την εισαγωγή των στοιχείων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Σχήμα 24: Οθόνες Εισαγωγής στο σύστημα

Είναι η αρχική σελίδα υποδοχής του συστήματος που αναφέρει ορισμένες εισαγωγικές πληροφορίες στον χρήστη σχετικά με τη λειτουργία του εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, καθώς και ζητά από τον χρήστη είτε την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του προκειμένου να εισέλθει στο σύστημα είτε τη δημιουργία λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει. Μετά την εισαγωγή του στο σύστημα τον καλωσορίζει και εμφανίζονται κάποια απαραίτητα στοιχεία για το σύστημα.

Σχήμα 25: Οθόνη περιγραφής του συστήματος (περιγραφή διαδικασίας)

Με την εισαγωγή των στοιχείων του χρήστη εμφανίζεται η αρχική σελίδα του συστήματος, όπου φαίνεται και σχηματικά η διαδικασία υπολογισμού των ενεργειακών καταναλώσεων, αλλά και παρουσιάζονται τα απαραίτητα βήματα για την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα.

Σχήμα 26: Οθόνη εισαγωγής γενικών στοιχείων κτιρίου-Περίπτωση Γλυφάδα

Πρώτο βήμα είναι η εισαγωγή των γενικών στοιχείων του κτιρίου. Στην προκειμένη περίπτωση που παρουσιάζεται είναι τα στοιχεία της πρώτης περίπτωσης μελέτης που αφορά στο κτίριο της Γλυφάδας. Τα στοιχεία εισήχθησαν ακριβώς όπως παρουσιάστηκαν και προηγουμένως που υπολογίστηκαν χειρονακτικά οι ενεργειακές καταναλώσεις.

Σχήμα 27: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Φωτισμού-Περίπτωση Γλυφάδα

Στη συνέχεια, στο Βήμα 2ο πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των στοιχείων του φωτισμού του κτιρίου, υπακούοντας στη ροή των εργασιών, όπως αυτή ζητάται από το σύστημα.

Σχήμα 28: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Θέρμανσης-Περίπτωση Γλυφάδα

Αντίστοιχα κατόπιν στο τρίτο βήμα, έγινε η εισαγωγή των στοιχείων για τη θέρμανση του κτιρίου, όπως φαίνεται παραπάνω.

Σχήμα 29: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Κλιματισμού-Περίπτωση Γλυφάδα

Ύστερα πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή δεδομένων για τον κλιματισμό του κτιρίου στο Βήμα 4ο. Όλα τα δεδομένα εισήχθησαν ακριβώς όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω στη διαδικασία υπολογισμών χωρίς τη βοήθεια του συστήματος.

Σχήμα 30: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Λοιπού Εξοπλισμού-Περίπτωση Γλυφάδα

Τέλος στο Βήμα 5ο έγινε η εισαγωγή των στοιχείων για τον Λοιπό Η/Μ Εξοπλισμό του κτιρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα και υπολείπεται μόνο ο υπολογισμός του Ενεργειακού Δέκτη συνολικά για το κτίριο, αλλά και για κάθε επιμέρους κατηγορία, που φαίνεται παρακάτω.

Σχήμα 31: Οθόνη Αποτελεσμάτων-Περίπτωση Γλυφάδα

Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα συμφωνούν απολύτως με αυτά που υπολογίστηκαν πρωτύτερα χειρονακτικά και οι χαρακτηρισμοί των Ειδικών Ενεργειακών Δεικτών για τον Φωτισμό, τη Θέρμανση, τον Κλιματισμό αλλά και τον Η/Μ Εξοπλισμό είναι απολύτως όμοιοι.

Παρακάτω φαίνεται και η εξαγωγή του αποτελέσματος μεμονωμένα,ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο το αποτέλεσμα.

5.2.2 Οικία στην Καλλιθέα

Αντίστοιχα όπως και παραπάνω θα ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία συλλογής των δεδομένων εισόδου, επεξεργασίας αυτών και σχολιασμού των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται και πάλι για ένα οροφοδιαμέρισμα στον Δήμο Καλλιθέας που βρίσκεται στον τρίτο όροφο μιας εξαόροφης πολυκατοικίας και δύο από τις πλευρές αποτελούν συνεχιζόμενη δόμηση με τα γειτονικά κτίρια. Η πρόσοψη του κτιρίου, καθώς και η πίσω όψη είναι ελεύθυρες και ο προσανατολισμός της πρόσοψης είναι βόρειος. Η στέγη αποτελείται εξ’ολοκλήροτ από ελεύθερη επιφάνεια και όλοι οι όροφοι του οικοδομήματος προσδιορίζονται για οικιακή χρήση με εβδομαδιαίο ωράριο.

5.2.1.1 Συλλογή και Εισαγωγή Δεδομένων Εισόδου

Στη συνέχεια φαίνεται η φόρμα των εισαγωγικών ερωτήσεων συμπληρωμένη με τα δεδομένα εισόδου του εν λόγω κτιρίου:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Δήμος, Περιοχή κτιρίου: Καλλιθέα Αττικής

- Χρονολογία κατασκευής: [1950...2009] 1985

- Τομείς σημαντικής ανακαίνισης κτιρίου (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί): Όχι

- Χρονολογία της παραπάνω ανακαίνισης κάθε τομέα εφόσον υπάρχει: [1950..2009]

- Χρήση του κτιρίου: Οικία

- Αριθμός ορόφων κτιρίου: [0..40] 6 και υπόγειοι χώροι στάθμευσης

- Προσανατολισμός πρόσοψης κτιρίου: Β

- Συνολικό εμβαδόν κτιρίου: [5..1000]m2: 600m2

- Ύψος κτιρίου: [5..500]m : 25m

- Αριθμός υπό εξέταση ορόφων: [0..40] 3

- Εμβαδόν του υπό εξέταση ορόφου: [5..1000]m2: 135m2

- Ωράριο λειτουργίας του υπό εξέταση ορόφου – κτιρίου: Εβδομαδιαίο

- Ετήσιο Κόστος Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε € (πραγματικά στοιχεία προηγούμενου έτους): [0..3000] ~655€ (Τελικό πόσο πληρωμής από λογαριασμούς ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων δημοτικών τελών κ.λ.π.)

- Ετήσιο Κόστος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης σε € (πραγματικά στοιχεία προηγούμενου έτους): [0..3000] 0€

- Ετήσιο Κόστος Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου σε € (πραγματικά στοιχεία προηγούμενου έτους): [0..3000] ~569€

Στη συνέχεια όπως παρουσιάστηκε και στη μεθοδολογία καταγράφουμε τα δεδομένα εισόδου που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση της οικοδομής για κάθε κλάδο ξεχωριστά.

|  | ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΦΡΑΓΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΦΩΤΙΣΜΟΣ: |
| Κατηγορίες φωτιστικών σωμάτων | 8 |  | [1..5] |
| Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά κατηγορία | 1/1/13/3/9/1/2/1 |  | [1..100] |
| Ισχύς | 11/ 150/ 50χωλ/ 50σαλ/ 50γρ/ 40/ 60πατ/ 60μπαλκ/ 60κρεβ/ 100/ 21/ 28 | W | [20..1000] |
| Ώρες λειτουργίας | 840/ 1960/ 560/ 1400/ 80/ 1120/ 6/ 10/ 840/ 1120/ 560/560 | h | [0..8760] |
| Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | 135 | m2 | [1..1000] |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ: |
| Πλήθος διαφορετικών καταναλισκόμενων καυσίμων | 1 |  | [1..13] |
| Ονομασία καταναλισκόμενων καυσίμων | Φυσικό αέριο |  | [καύσιμα πίνακα] |
| Καταναλισκόμενη ποσότητα θερμικής ενέργειας ανά καύσιμο *Ηλεκτρισμός | 962,134m3 | *39.000kJ | [0..5000] |
| Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | 100 | m2 | [1..1000] |
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: |
| Πλήθος διαφορετικών μορφών καταναλισκόμενης ενέργειας | 1 |  | [0..5] |
| Ονομασία καταναλισκόμενων καυσίμων | Ηλεκτρισμός |  |  |
| Πλήθος διαφορετικών κατηγοριών κλιματιστικών σωμάτων | 3 |  | [0..5] |
| Πλήθος κλιματιστικών μονάδων ανά κατηγορία | 1 |  | [0..50] |
| Εγκατεστημένη ισχύς σώματος ανά κατηγορία | 1,3/1,28/1,2 | kW | [0..10000] |
| Ώρες λειτουργίας κλιματιστικών σωμάτων μιας κατηγορίας | 330/180/180 | h | [0..8760] |
| Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | 100 | m2 | [0..1000] |
| ΛΟΙΠΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: |
| Πλήθος διαφορετικών μορφών καταναλισκόμενης ενέργειας | 1 |  | [0..10] |
| Ονομασία καταναλισκόμενων καυσίμων | Ηλεκτρισμός |  |  |
| Πλήθος διαφορετικών κατηγοριών εξοπλισμού | 5 |  | [0..20] |
| Ισχύς μιας μονάδας εξοπλισμού ανά κατηγορία | 2,5/ 2,5/1,15/1,9/3 | kW | [0..10000] |
| Ώρες λειτουργίας μιας κατηγορίας Η/Μ εξοπλισμού | 180/330/615/260/400 | h | [0..8760] |
| Πλήθος μονάδων ομοειδούς εξοπλισμού ανά κατηγορία | 1 |  | [0..30] |
| Επιφάνεια χώρου που αφορά η συγκεκριμένη κατανάλωση | 100 | m2 | [0..1000] |

Όπως φαίνεται παραπάνω έχουν συμπληρωθεί τα δεδομένα εισόδου για την ενεργειακή κατανάλωση της οικίας και σημεώνεται ότι στον λοιπό Η/Μ εξοπλισμό οι ισχείς που έχουν καταγραφεί αντιστοιχούν στις ακόλουθες οικιακές συσκευές: 2,5kW:Juro Pro Σίδερο ατμού, 2,5kW:PITSOS Pyrolyse κουζίνα, 1,15Kw:Brandt πλυντήριο ρούχων, 1,9kW: Siemens πλυντήριο πιάτων, 3kW: υπόλοιπες καταναλώσεις. Επίσης οι φραγές ως προς την ονομασία καυσίμων προκύπτουν από τον συγκεντρωτικό πίνακα του κεφαλαίου τέσσερα στον οποίο αναφέρονται όλα τα πιθανά στερεά και υγρά καύσιμα και η φραγή στις ώρες λειτουργίας είναι το σύνολο των ωρών ενός ημερολογιακού έτους.

5.2.1.2. Υπολογισμοί-Συγκρίσεις-Κατανομές ανά χρήση

Στη συνέχεια μπορούμε να συνεχίσουμε με τους υπολογισμούς των Ειδικών Ενεργειακών Δεικτών και τη σύγκρισή τους με τους Πρότυπους Δείκτες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- ΦΩΤΙΣΜΟΣ:

= (1*11*840)Wh+(1*150*1.960)Wh+(13*50*2.040)Wh+(3*40*1.120)Wh+(9*60*856)+ (1*100*1.120)+ (2*21*560)+ (1*28*560)=

(9.240+294.000+1.326.000+134.400+462.240+112.000+23.520+15.680)Wh= 2.377.080Wh=2.377,08kWh

=2.377,08kWh/135m2=17,61 kWh/ m2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ικανοποιητικός

- ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

= (962,134 m3*39.000Kj/m3) =37.523.226kJ = 37,523226GJ

=37,523226GJ/100m2=0,3752 GJ/ m2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Aδύναμος

- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ:

=1,3Kw*330h +1,28 Kw *180 + 1,2 Kw *180=875,4kWh

=875,4kWh/100m2=8,754kWh/m2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Καλός

- ΛΟΙΠΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

=(2,5*140)kWh+(2,5*330)kWh+(1,15*610)kWh+(1,9*260)kWh+(3*300)kWh=(350+825+701,5+494+1.200)kWh=3.220,5kWh

=3.220,5kWh/100m2=32,205 kWh/m2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ικανοποιητικός

Έχοντας ολοκληρώσει τους υπολογισμούς και τις συγκρισεις από τη βάση πρότυπων Ειδικών Ενεργειακών Δεικτών μπορούμε πριν σχολιάσουμε τα αποτελέσματα να παραστήσουμε και γραφικά την κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας ως προς κάθε κλάδο, δηλαδή χρήση στον οικιακό τομέα του συγκεκριμένου ορόφου του κτιρίου που εξετάζεται και είναι το παρακάτω σχήμα:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ:

ΦΩΤΙΣΜΟΣ:	2.377,08kWh

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ:	875,4kWh

ΛΟΙΠΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:	3.220,5kWh

Σχήμα 32: Κατανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά χρήση-Περίπτωση Καλλιθέα

Σημειώνεται όπως και στην πρώτη περίπτωση μελέτης το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται μόνο για τη θέρμανση των χώρων και του ζεστού νερού, οπότε και γι’αυτό δεν δημιουργήθηκε το αντίστοιχο σχήμα κατανάλωσης ανά χρήση.

5.2.1.3 Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Έχοντας στη διάθεσή μας όλη την παραπάνω ανάλυση παρατηρούμε ότι βασιζόμενοι στο σύστημα, όπως σχεδιάστηκε τα αποτελέσματα του ενεργειακού προφίλ που προκύπτουν για την υπό εξέταση οικία συμφωνούν με τα προσδοκόμενα. Συγκεκριμένα:

Το κτίριο δεν είναι τόσο παλιάς κατασκευής οπότε και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θεωρείται καλής κατάστασης. Έτσι λοιπόν ο φωτισμός προκύπτει «Μέτριος» όχι τόσο λόγω της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αλλά από τη συλλογή των δεδομένων εισόδου γνωρίζουμε ότι δεν χρησιμοποιείται κανένας λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά αντιθέτως ανήκουν ολοι στην κατηγορία των κοινών ενεργοβόρων λαμπτήρων. Επίσης η επιλογή των φωτιστικών έχει γίνει με αισθητικά κριτήρια πολύ περισσότερο από τα κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός λαμπτήρων για την επίτευξη του επιθυμητού φωτισμού. Η θέρμανση χαρακτηρίζεται ως «Πολύ αδύναμη», όπως και αναμενόταν μιας και παρόλο που το σύστημα θερμανσης του φυσικού αερίου δεν είναι παλαιωμένο η επιθυμητή θερμοκρασία εντός της οικίας είναι υψηλή περίπου 250C κατά τη διάρκεια περίπου επτά μηνών του έτους, οπότε και η κατανάλωση είναι αντίστοιχα υψηλή. Επίσης όσον αφορά στον κλιματισμό το αποτέλεσμα «Καλός» είναι αναμενόμενο αφού έχουν επιλεχθεί κλιματιστικά μικρής ισχύος και η χρήση τους γίνεται συνδυαστικά και με συνέπεια. Τέλος ως προς τον λοιπό Η/Μ εξοπλισμό και πάλι το αποτέλεσμα «Καλός» οφείλεται στην επιλογή των χρησιμοποιούμενων οικιακών συσκευών, αφού όλες είναι καλής ενεργειακής κλάσης και έχουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Συμπερασματικά λοιπόν το σύστημα ως προς την πρώτη περίπτωση μελέτης η διάγνωση του συστήματος για την εκάστοτε ενεργειακή χρήση υπήρξε πολύ ικανοποιητική.

5.2.1.4. Περίπτωση μελέτης στην Καλλιθέα με εφαρμογή στο σύστημα

Αρχικά όπως και στην πρώτη περίπτωση εφαρμογής στη Γλυφάδα γίνεται η εισαγωγή των γενικών στοιχείων του κτιρίου.

Σχήμα 33: Οθόνη εισαγωγής γενικών στοιχείων κτιρίου-Περίπτωση Καλλιθέα

Σχήμα 34: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Φωτισμού-Περίπτωση Καλλιθέα

Στο πρώτο βήμα γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων φωτισμού, όπως και στην πρώτη περίπτωση εφαρμογής στην οικία στη Γλυφάδα.

Σχήμα 35: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Θέρμανσης-Περίπτωση Καλλιθέα

Αντίστοιχα στο Βήμα 3ο όπως φαίνεται παραπάνω πραγματοποιείται η εισαγωγή των δεδομένων για τη θέρμανση.

Σχήμα 36: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Κλιματισμού-Περίπτωση Καλλιθέα

Στο τέταρτο βήμα πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή δεδομένων για τον κλιματισμό και τέλος στο Βήμα 5ο που ακολουθεί παρακάτω γίνεται η εισαγωγή στοιχείων για τον Λοιπό Η/Μ Εξοπλισμό.

Σχήμα 37: Οθόνη εισαγωγής δεδομένων Λοιπού Εξοπλισμού-Περίπτωση Καλλιθέα

Τέλος έχουμε την εξαγωγή των αποτελεσμάτων που όπως και στην πρώτη περίπτωση εφαρμογής στο σύστημα, στην Περίπτωση της Γλυφάδας συμφωνούν με αυτά που υπολογίστηκαν χειρονακτικά.

Σχήμα 38: Οθόνη αποτελεσμάτων-Περίπτωση Καλλιθέα

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

## 6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη που έχει διεξαχθεί έως τώρα, τόσο για τα σύγχρονα εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας, όσο και γενικότερα για την πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας μας οδηγεί στην εξαγωγή ορισμένων χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:

- Η εξοικονόμηση ενέργειας αναπόσπαστο στοιχείο της ενεργειακής πολιτικής

Όπως προαναφέρθηκε, σήμερα είναι αδύνατος ο σχεδιασμός αποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής χωρίς να ληφθεί υπόψη η εξοικονόμηση ενέργειας, αφού αποτελεί πλέον αναμφισβήτητο και αναπόσπαστο στοιχείο της, ενώ στην ουσία καθίσταται ένας επιπλέον ενεργειακός πόρος προς άμεση αξιοποίηση.

- Ικανοποιητικό το προτεινόμενο μοντέλο – Ρεαλιστικά αποτελέσματα

Διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία αφενός μεν πληροί τις προϋποθέσεις για εύκολη και κατανοητή χρήση από το κοινό που αναμένεται να λειτουργήσει το σύστημα και αφτέρου δε τα αποτελέσματα που παρέχει είναι έγκυρα ως προς την ορθότητά τους και αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα σχετικά με τις ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων του οικιακού τομέα.

- Ευασθητοποίηση των νέων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Η διαδικασία κατά την οποία, όπως περιγράφεται στην παρούσα διπλωματική εργασία, ο σπουδαστής θα αναλαμβάνει άτυπα το ρόλο του ενεργειακού επιθεωρητή και θα προσπαθήσει να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από το σύστημα, προκειμένου να παρέχει στον ιδιοκτήτη της οικίας το ορθό ενεργειακό προφίλ του κτιρίου, να αποφανθεί για τις τυχόν απώλειες, αλλά και να εντοπίσει τα αδύναμα σημεία του κτιρίου και να προτείνει δράσης ενεργειακής βελτίωσης, δεν είναι παρά η καλύτερη εμπειρία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αφού στα περισσότερα των κτιρίων, οι σπουδαστές ή οι οικογένειές τους θα είναι οι ιδιοκτήτες ή οι μόνιμοι κάτοικοι, οπότε και θα έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και χρηματικού κόστους από τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου.

- Δυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έγκυρα αποτελέσματα που θα παρέχει το σύστημα στον σπουδαστή για το κτίριο που θα έχει εξετάσει, αλλά και οι δράσεις ενεργειακής βελτίωσης δεν αφορούν μόνο το θεωρητικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει, διότι οι δυνατότητες επέμβασης στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι σαφώς περισσότερες και πιο τυποποιημένες, από ό,τι σε άλλους τομείς, ενώ έχουν και σχετικά μικρότερο κόστος και χρόνο αποπληρωμής. Συμπερασματικά λοιπόν δεν πρόκειται για μια απλή θεωρητική προσέγγιση του προβλήματος, αλλά για μια ολοκληρωμένη μέθοδο, που μπορεί αν εφαρμοστεί σωστά να επιφέρει ωφέλιμο αποτέλεσμα.

## 6.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μετά από την παρούσα μελέτη που έγινε, είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν κάποια ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης με βάση τα θεμέλια που ήδη αυτή η διπλωματική έθεσε. Συνεπώς, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ερευνηθεί:

- Η προσέγγιση που θεωρήθηκε για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος θα μπορούσε να προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε σε μεταγενέστερο χρόνο να υπάρξει αντίστοιχο εργαλείο για τον βιομηχανικό τομέα, αλλά και για κτίρια με ιδιαίτερη λειτουργία και ανάγκες, όπως είναι τα νοσοκομεία. Αυτό αν και απαιτεί ανάπτυξη επιμέρους συστημάτων για κάθε βιομηχανικό κλάδο καθώς και για κάθε τύπο κτιρίου με ιδιαίτερη χρήση, θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον στην εφαρμογή ως προς τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων, αλλά και στην απόφαση των προτεινόμενων δράσεων.

- Επίσης κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να αναπτυχθεί και για τον τομέα των μεταφορών, μιας και σε κάθε οικογένεια στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχει τουλάχιστον ένα όχημα ιδιωτικής χρήσης. Θα ήταν εφικτό λοιπόν να αποφανθεί κανείς για το επίπεδο των μετακινήσεών του εισάγοντας τα κατάλληλα στοιχεία για τη συμφερότερη χρήση των οχημάτων αυτών, δεδομένων των εκπομπών των καυσαερίων τους και της περιβαλλοντική επιβάρυνσης που προκαλούν, καθώς επίσης και της οικονομικής επιβάρυνσης που αυτά του επιφέρουν στον χρήστη-ιδιοκτήτη τους.

- Τέλος ως προς το μαθησιακό περιβάλλον θα μπορούσε κανείς με δεδομένο το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε και χωρίς περεταίρω μελέτη των ενεργειακών ζητημάτων να ασχολήθεί με το διαδικτυακό περιβάλλον του συστήματος και τη διαδραστικότητά του ως προς τους χρήστες του. Έχοντας δοκιμάσει το σύστημα και έχοντας παρακολουθήσει τη λειτουργία και τα πιθανά σφάλματα, καθώς και τους προβληματισμούς των χρηστών να προχωρήσει σε βελτιώσεις που θα σχετίζονται με τις ανάγκες των χρηστών ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος ή και να λάβει υπόψη εντονότερα τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ώστε να μπορεί να παρέχει και επιπλέον πληροφορία στον χρήστη εκτός από τη διαθέσιμη εφαρμογή.

.

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- COM(2000) 769 - Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής, «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», Βρυξέλλες, 29.09.2000

- COM(2005) 265 – Πράσινη Βίβλος «για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα», Βρυξέλλες 22.06.2005

- Institute of Studies for the Integration of Systems, Intelligent Energy Europe - http://www.isis-it.com/mure/

- Publication Reference: EuropeAid/116832/D/G/Multi – Policy Review of Renewable Energy Sources and Energy Efficiency in the European Union and its Member States – EC-ASEAN ENERGY FACILITY (EAEF) – June 2005

- Vicky Karageorgou – Financing Environmental Protection, The role of Economic Instruments and The Financial Aspects of Environmental Cooperation, 2002

- Λένα Λαμπροπούλου – Το Πρόγραμμα Green Building, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 31 Μαΐου 2006

- Οδηγία 2003/87/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

- Οδηγία 2003/739/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών

- Επίσημος δικτυακός τόπος της μεθοδολογίας XENIOS: http://www.meteo.noa.gr/xenios

- Επίσημος δικτυακός τόπος μεθοδολογίας EPA-NR: www.epa-nr.org

- F.Flourentzos, J.-L.Jenre, C.-A.Roulet and D.Caccavelli: «EPIQR- TOBUS: A new generation of refurbishment decision aid methods», EPFL, LESO-EPFL, CSTB

- Κ.Α.Μπαλαράς, Κ.Δρούτσα, Α.Α.Αργυρίου: «Καταγραφές ελληνικών πολυκατοικιών με την ευρωπαϊκή μέθοδο Epiqr», Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδοση ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1&2 2001

- Κ.Α.Μπαλαράς, Κ.Δρούτσα, Α.Α.Αργυρίου- Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΙΕΒΠΑ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών «EPIQR-TOBUS: Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε πολυκατοικίες και κτίρια γραφείων», Αφιερώματα ΤΕΕ, Νοέμβριος 2000

- Επίσημος δικτυακός τόπος μεθοδολογίας EPA-ED: www.epa-ed.org

- EPA-ED: Energy Performance Labelling of Buildings, Important issues to consider while developing a labeling scheme, September 2004

- Guide for the use of the EPA-ED Method, September 2004

- EPA-ED: Appendix III- Hellenic Pilot Study, Task 3.c, June 2004

- Επίσημος δικτυακός τόπος μεθοδολογίας HOME ENERGY SAVER: The first web-based do-it-yourself energy audit tool, http://hes.lbl.gov

- U.S. EPA- U.S. DOE, επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος Energy Star: http://www.energystar.gov

- CETC Varennes- Ressources Naturelles Canada: «Retscreen International», www.retscreen.net

- Retscreen International: Case Study- Ground Source Heat Pump Project

- Clean Energy Project Analysis Course  www.retscreen.net

- Canmet Energy Technology Centre (CETC) - Ressources Naturelles Canada: Sustainable Buildings and Communities HOT2XP www.sbc.nrcan.gc.ca/software_and_tools/hot2xp_e.asp

- Επίσημος δικτυακός τόπος μεθοδολογίας DATAMINE: http://env.meteo.noa.gr/datamine/Η ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων-European Commission: Energy Performance of Buildings Directive http://www.buildingsplatform.org/cms

- Concepts for data collection and analysis synthesis report: Final results of the Datamine project, Darmstadt, December 2006

- Danish Energy Authority,The Danish Ministry of Transport and Energy “Energy in Denmark” (2005)

- Επίσημος δικτυακός τόπος του εργαλείου Australian Building Greenhouse Rating: www.abgr.com.au

- Λένα Λαμπροπούλου – Το Πρόγραμμα Green Building, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 31 Μαΐου 2006

- Improved Energy Efficiency for Non-Residential Buildings – http://www.eu-greenbuilding.org/

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια του τριτογενή τομέα, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - http://www.cres.gr/greenbuilding/

- COUNCIL DIRECTIVE 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances

- Stephen Wiel and James E. McMahon – Energy efficiency labels and standards: A guidebook for appliances, equipment and lighting, Collaborative Labeling and Appliance Standards Program (CLASP), Washington D.C., February 2001 - http://pdf.usaid.gov

- COLD II: The revision of energy labeling and minimum energy performance standards for domestic refrigeration appliances, Paul Waide Consulting on behalf of ADEME, with Novem, Ecole des Mines de Paris, VHK, ENEA and TNO and assistance from CECED and AHAM for DG-TREN of the European Commission, SAVE contract No. XVII/4.1031/Z/98-269, December 2000.

- GfK (2003): Evolution of sales of domestic appliances in Western Europe, Matilde Soregaroli, GfK Italia. 3rd International Conference on Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting – EEDAL’03, Torino, Italy  1-3 	October 2003.

- Energy efficiency: energy efficiency requirements for ballast for fluorescent lighting. http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l27032.htm

- The European GreenLight Programme – An Initiative promoted by the European Commission, http://www.eu-greenlight.org/

- GreenLight, Paolo Bertoldi, Joint Research Centre, http://www.eurelectric.org/docs/2001-030-0440-7.pdf

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών /* COM/2003/0739 τελικό - COD 2003/0300 */

- Completing the market for the Least-Cost Energy Services (Ολοκλήρωση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών χαμηλότερου κόστους- Ινστιτούτο Κλιματολογίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Wuppertal, Γερμανία, 2000).

- Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC

- European Cogeneration Review , Ιούλιος 1999, Op.cit

- Sustainable Energy Ireland, SEI. Energy and  Efficiency in Transport, Analysis of New Car Registrations in Year 2000, November 2003.

- Saving oil in a hurry - Μελέτη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (International Energy Agency), 2005

- Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, COM/2000/0247 τελικό

- EMAS – The Eco-Management and Audit Scheme,  http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

- 2010: European Climate Change Program ECCP, http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm

- Paolo Bertoldi, E2MAS, http://www.eurelectric.org/docs/2001-030-0440-7.pdf

- CEMEP website for the voluntary agreement, text of the CEMEP agreement, CEMEP 2003: Monitoring Report 2002 – http://www.cemep.org/organization/lvac.html

- 2010: European Climate Change Programme ECCP http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm

- COM(1998)246 – Communication from the Commission – Energy Efficiency in the European Community – Towards a strategy for the rational use of energy

- Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

- Ιωάννης Ψαρράς, Αν Καθηγητής Ε.Μ.Π., Κωνσταντίνος Δ. Πατλιτζιάνας, Επ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. – Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης – Αθήνα 2005

- Πολυκριτήρια Συστήματα Αποφάσεων – Δρ. Μιχάλης Δούμπος – Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Χανιά 2003

- DTLR Multicriteria analysis – National Economic Research Associates: John Dodgson, Michael Spackman, Professor Alan Pearman, Professor Larry Phillips

- Μαλεκάκης Ιωάννης - Νικόλαος– Σύγχρονα Εργαλεία Πολιτικής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ευρώπη: Ανάλυση Λειτουργίας τους στην Ελλάδα – Σεπτέμβριος 2006

- Κουλούρη Αγγελική – Επισκόπηση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εργαλείων και Μεθοδολογιών Αξιολόγησης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων – Δεκέμβριος 2007

# Text boxes

............................

Ιωάννης Ψαρράς

Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................

............................

Γεωργία Παπαϊωάννου

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.