ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ <<ΣΤΕΡΕΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ>> ΕΝΤΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ±250/2500μs.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επιβλέπων :   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Νοέμβριος 2010

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων Και Συστημάτων Αποφάσεων |
| --- | --- |

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ <<ΣΤΕΡΕΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ>> ΕΝΤΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ±250/2500μs.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΔΙΑΚΟΥ Α. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Επιβλέπων :   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την  ….  Νοέμβρη 2010.

..............................................               .……………………                ………………………....

Κ . Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                     Π. Δ. ΜΠΟΥΡΚΑΣ                           Ν. Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π                                      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.                     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Νοέμβριος 2010

...................................

ΔΙΑΚΟΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © ΔΙΑΚΟ Α. ΚΩΝ/ΝΟ, 2010

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πρόλογος

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στον Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων και αφορά τη στατιστική ανάλυση των μερικών εκκενώσεων κατά την έναρξη και περαίωσή τους στο συνδυασμό στερεό - υγρό μονωτικό υλικό(pertinax). Τα δοκίμια στερεού μονωτικού υλικού Pertinax πάχους d=1 mm και d=2 mm εντός μονωτικού ελαίου καταπονήθηκαν με κρουστικές τάσεις της μορφής  250/2500 μs εντός ανομοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Το Pertinax χρησιμοποιείται σαν ηλεκτρομονωτικό υλικό στους μετασχηματιστές της Δ.Ε.Η και είναι ευρέως διαδεδομένο ως δοκίμιο μετρήσεων.

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, καθορίζονται τα μεγέθη της στατιστικής ανάλυσης και σχεδιάζονται οι χαρακτηριστικές, με τις οποίες μελετάται η επίδραση των μερικών εκκενώσεων. Κατόπιν, γίνεται μαθηματική προσέγγιση των χαρακτηριστικών αυτών και παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξάγονται, καθώς και η συμβολή της εργασίας στην έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές.

Για το θεωρητικό μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο “Βιομηχανικές ηλεκτρικές διατάξεις και υλικά” των καθηγητών Ε.Μ.Π. Π.Δ. Μπούρκα και Κ.Γ. Καραγιαννόπουλου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στον κύριο Κωνσταντίνο Γ.  Καραγιαννόπουλο για την ανάθεση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και τον κύριο Περικλή Δ. Μπούρκα για τις πολύτιμες συμβουλές και την καθοδήγησή του.

Περίληψη

 	Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η στατιστική ανάλυση της έναρξης και περαίωσης των μερικών εκκενώσεων στο συνδυασμό <<στερεό μονωτικό-λάδι μετασχηματιστών>> εντός ανομοιογενούς πεδίου υπό κρουστικές τάσεις ±250/2500μs. Στην εισαγωγή αναφέρεται η μακροσκοπική και η κβαντομηχανική ερμηνεία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών υλικών. Σύμφωνα με τη μακροσκοπική θεωρία, βασικοί παράγοντες των φαινομένων αυτών είναι: οι απώλειες Joule, οι μερικές εκκενώσεις, οι δυνάμεις Coulomb και η θερμότητα του περιβάλλοντος. Η κβαντομηχανική θεωρία βασίζεται κυρίως στην ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων και περιλαμβάνει τη θεωρία του ιονισμού με κρούσεις.

Στη συνέχεια, γίνεται καταγραφή και επεξεργασία των πειραματικών μετρήσεων. Με βάση τα αποτελέσματα της επεξεργασίας, πραγματοποιείται σχεδιασμός των πειραματικών χαρακτηριστικών, που διέπουν το φαινόμενο των μερικών εκκενώσεων, καθώς και  προσέγγισή τους με μαθηματικές εκφράσεις. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξάγονται και η συμβολή της εργασίας στην έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι στην υπό εξέταση περίπτωση κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι μερικές εκκενώσεις και οι δυνάμεις Coulomb. Λόγω μερικών εκκενώσεων πραγματοποιείται ιονισμός με κρούσεις στο μονωτικό υλικό και παρατηρείται εκθετική αύξηση του φορτίου. Οι  όποιες αποκλίσεις από την εκθετική μορφή αποδίδονται στην κατανάλωση της ενέργειας του πεδίου από τις δυνάμεις Coulomb.

Λέξεις – Κλειδιά

Μερικές εκκενώσεις, στερεό μονωτικό υλικό, Pertinax, κρουστικές τάσεις, δυνάμεις Coulomb, ιονισμός, στατιστική ανάλυση, μακροσκοπική θεωρία, κβαντομηχανική θεωρία, διάσπαση, διάτρηση, γήρανση.

Abstract

The scope of this thesis is the statistical analysis of partial discharges at their beginning and ending in the combination «Pertinax – nonconductive oil» under lightning voltages within a non-homogenous electrostatic field. In the introduction, a reference is made to the Macroscopic and Quantum Mechanics theories of the phenomena before and after the breakdown of solid insulating materials. According to the Macroscopic theory, the basic factors of these phenomena are: the Joule losses, the partial discharges, the Coulomb forces and the temperature of the surrounding environment. The Quantum Mechanics theory is mostly based on the energy of free electrons and includes the theory of impact ionization.

In the continuity, the experimental measurements are recorded and analysed. Based on the results of the analysis, experimental graphs that govern the phenomenon of partial discharges are drawn and approached with mathematical expressions. Finally, the conclusions are presented as well as the contribution of this thesis in research and practical applications.

The results show that in this case the dominant factors of the phenomena are the partial discharges and the Coulomb forces. Due to partial discharges, impact ionization takes place at the insulating material and an exponential increase of the charge is observed. Any deviations from the exponential form are attributed to the consumption of the field’s energy from Coulomb forces.

Keywords

Partial discharges, solid insulating material, Pertinax, lightning voltages, Coulomb forces, ionization, statistical analysis, macroscopic theory, quantum mechanics theory, breakdown, perforation, ageing.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………..10

       1.1) Η ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
               ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ………………………....10
     1.2) Η ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
               ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ…………………………...14
        1.3)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ……….16

2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………………………….19

3.ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ……………………………………………………..27

       3.1)ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ(d=1mm)……….27
       3.2)ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ(d=1mm)……30
       3.3) ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ(d=2mm)………33
       3.4) ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ(d=1mm)…...36

4.ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ………39

       4.1)ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ..39
       4.2)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ     
             ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ…………………………………………133 

5.ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ…………………………………...227

6.ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ……………………………………………………229

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………….230

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θεωρία που ακολουθεί προέρχεται από το σύγγραμμα υπ’ αριθμόν [1] της βιβλιογραφίας.

Τα αέρια και τα υγρά μονωτικά, λόγω της μικρής σταθερότητας των μορίων τους, έχουν την ικανότητα να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση μετά τη διάσπαση (ή την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων). Στα στερεά μονωτικά η ικανότητα δημιουργίας ιόντων είναι κατά πολύ μικρότερη και η διάτρηση έχει σαν αποτέλεσμα κάποια μόνιμη βλάβη σε αυτά (κάψιμο, τήξη, μηχανικές κακώσεις, κλπ.). Επίσης τα φαινόμενα που εκδηλώνονται προ της διάσπασης των στερεών μονωτικών, καθώς και εκείνα κατά την επιφανειακή διάσπαση ή την υπερπήδηση, προκαλούν συνήθως μόνιμες βλάβες σε βάρος της διηλεκτρικής αντοχής των στερεών διηλεκτρικών. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα των στερεών μονωτικών υλικών, να μην επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αλλά να καταστρέφονται κατά τη διάσπαση ή να αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες (λόγω επιφανειακής διάσπασης, υπερπήδησης και μερικών εκκενώσεων) είναι η βασική δυσκολία για τη μελέτη του μηχανισμού γήρανσης και διάσπασής τους.
	Από τις διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης των στερεών μονωτικών υλικών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δυο βασικές θεωρίες:

1)Μακροσκοπική θεωρία:
            Τα αποτελέσματα των ερευνών βασίζονται σε κάποιο ισοδύναμο κύκλωμα το οποίο πηγάζει συνήθως από το συνδυασμό των ηλεκτρικών μετρήσεων με οπτικές παρατηρήσεις για την εκδήλωση ακουστικών και φωτεινών φαινομένων, καθώς και αλλαγές στην επιφάνεια του υλικού.

2)Κβαντομηχανική θεωρία:

Εδώ ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια), κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνσή τους στα ηλεκτρόδια. Έχουμε μια συσχέτιση φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση, με το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται.

1.1) Η ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ.

Όπως αναφέρθηκε, τα στερεά μονωτικά αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες προ της διάσπασης και καταστρέφονται κατά τη διάτρηση. Από μετρήσεις που έχουν γίνει σε διάφορα στερεά μονωτικά, οι οποίες έχουν συνδυαστεί με παρατηρήσεις σχετικά με την αλλαγή της μοριακής δομής, που προκαλείται στα υλικά αυτά, θεωρείται ότι υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες μείωσης της σταθερότητας των μορίων τους. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

α) οι απώλειες Joule
b) οι δυνάμεις Coulomb
γ) οι μερικές εκκενώσεις
δ) η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

Οι αντίστοιχες προς τους παραπάνω παράγοντες θεωρητικές μορφές διάτρησης είναι:

α) η θερμική διάτρηση
β) η ηλεκτρική διάτρηση(που διακρίνεται στη δενδροειδή και την ηλεκτρομηχανική)
γ) η ηλεκτροχημική διάτρηση(ή γήρανση)
δ) η θερμοχημική διάτρηση

Στην παρούσα διπλωματική εργασία λαμβάνονται υπόψη οι δυο από τους παραπάνω παράγοντες μείωσης της σταθερότητας των μορίων των στερεών, αυτός των μερικών εκκενώσεων και αυτός των δυνάμεων Coulomb. Η επίδραση αυτών των δυο παραγόντων αναλύεται παρακάτω:

1.1-1)Δυνάμεις Coulomb- ηλεκτρική διάτρηση:

Όταν η σταθερή ενεργός τιμή της τάσης, που εφαρμόζεται στο στερεό μονωτικό, είναι αρκετά μεγαλύτερη από εκείνη για τη θερμική διάτρηση, τότε η πεδιακή ένταση γίνεται μεγαλύτερη και επομένως μπορεί να αυξηθεί η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων μέσα στο μονωτικό υλικό. Από μια τιμή της τάσης και μετά η διάτρηση του υλικού αποδίδεται κυρίως στις δυνάμεις Coulomb. Θεωρείται ότι η διάτρηση οφείλεται σε:
α) αυτοσυντηρούμενο ιονισμό με κρούσεις (όπως στα αέρια μονωτικά) ή
β) στη μηχανική τάνυση του υλικού (διαχωρισμό του σε αρνητικούς και θετικούς φορείς, υπό την επίδραση των δυνάμεων του ηλεκτρικού πεδίου) ή
γ) συνδυασμό των παραπάνω δυο περιπτώσεων
 	Η μορφή της διάτρησης αυτής ονομάζεται ηλεκτρική και διακρίνεται ανάλογα με την εικόνα που παρουσιάζει το ηλεκτρικό τόξο κατά τη διάτρηση στη δενδροειδή (θύσανοι κάθετοι προς το ηλεκτρικό πεδίο) και εκείνη υπό μορφή οχετού κατά τη διεύθυνση του πεδίου (ηλεκτρομηχανική).
	Όταν, λοιπόν, από την αύξηση των ηλεκτρικών φορέων λόγω κάποιας ανομοιογένειας η ειδική αγωγιμότητα αποκτήσει την οριακή τιμή σ2 ,η πόλωση του υλικού είναι αρκετή για να συμβεί η διάτρηση από τις δυνάμεις Coulomb μεταξύ των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων και ηλεκτροδίων. Συμβολίζοντας την πόλωση αυτή ως αύξηση της χωρητικότητας από την παράλληλη σύνδεση ενός μεταβλητού πυκνωτή Cπ προς την ιδανική χωρητικότητα, προκύπτει το ισοδύναμο κύκλωμα (σχήμα 1.1-1) του στερεού μονωτικού λόγω δυνάμεων Coulomb. Η διάτρηση συμβαίνει για τις τιμές Gmax και Cmax που αντιστοιχούν στην κρίσιμη αγωγιμότητα σ2.                                    




Σχήμα 1.1-1: Ισοδύναμο κύκλωμα στερεού μονωτικού κατά την ηλεκτρική διάτρηση.
                       C: ιδανική χωρητικότητα
                       Cπ=0…Cmax: χωρητικότητα, που συμβολίζει την πόλωση του υλικού
                       G=0…Gmax: αγωγιμότητα λόγω αύξησης των ελεύθερων ηλεκτρικών    
                                              φορέων στη θέση όπου θα συμβεί η διάτρηση 


1.1-2) Μερικές εκκενώσεις- ηλεκτροχημική διάσπαση ή γήρανση:

 	Η διάσπαση των στερεών μονωτικών οφείλεται κατά κύριο λόγω στις μερικές εκκενώσεις στην επιφάνεια και στον όγκο τους. Οι μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται σε φυσαλίδες αερίων ή γενικά σε θέσεις ανομοιογένειας μέσα στον όγκο του μονωτικού (εσωτερικές μερικές εκκενώσεις), καθώς και σε θέσεις ανομοιογένειας ή ξένες επικαθίσεις (ηλεκτρικές ακαθαρσίες) στην επιφάνειά του(εξωτερικές εκκενώσεις). Σημαντικότερη επίδραση έχουν οι εσωτερικές εκκενώσεις γιατί προκαλούν χημικές μεταβολές στον όγκο του υλικού. Από τη στιγμή της έναρξης των μερικών εκκενώσεων προκαλείται συνήθως σταδιακή αλλαγή της μοριακής δομής του στερεού μονωτικού, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη σε περιορισμένο τμήμα του, όπου δηλαδή έτυχε οι θέσεις ανομοιογένειας να είναι περισσότερο αγώγιμες.    
 	Συγκριτικά με άλλες μορφές διάσπασης η ηλεκτροχημική προκαλεί βαθμιαία μείωση της ηλεκτρικής αντοχής ανάλογα με το ρυθμό αύξησης της χημικής μεταβολής και είναι συνήθως μακροπρόθεσμη για αυτό το λόγο ονομάζεται και γήρανση του μονωτικού υλικού. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ένα παράδειγμα μείωσης της διηλεκτρικής αντοχής ενός υλικού λόγω γήρανσης:



Σχήμα 1.1-2α:Μείωση της διηλεκτρικής αντοχής στο νάιλον (πάχος 0,125mm), λόγω          
                       μερικών εκκενώσεων
                       Αριθμός δοκιμίων: 10 ανά σημείο μέτρησης
                       Τδ: χρόνος διάσπασης 

 	Κατά την καταπόνηση ενός στερεού μονωτικού υλικού με κάποια μορφή τάσης (εναλλασσόμενη, κρουστική ή συνεχή), διαπιστώνει κανείς ότι μετά από κάποια τιμή της τάσης(ανάλογα με την μορφή) εμφανίζονται μερικές εκκενώσεις. Η γήρανση του μονωτικού υλικού στο εργαστήριο με τιμές της τάσης μεγαλύτερες από την τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων χαρακτηρίζεται τεχνητή γήρανση. Η τεχνητή γήρανση βέβαια δεν ανταποκρίνεται στη πραγματική κατάσταση που δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου, δίνει όμως τη δυνατότητα ανίχνευσης των παραγόντων διάσπασης που τελικά δε μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους κανονικούς.
 	Η ανάγκη για τη φυσική εξήγηση και μαθηματική ανάλυση του φαινομένου των μερικών εκκενώσεων οδήγησε στη δημιουργία ενός ισοδύναμου κυκλώματος. Το ισοδύναμο αυτό κύκλωμα που διατύπωσαν οι Gemant και Philipoff δίνεται παρακάτω (σχήμα 1.1-2β). Στο κύκλωμα αυτό η ύπαρξη εσωτερικών και εξωτερικών εκκενώσεων παριστάνεται με την αύξηση της χωρητικότητας η οποία επιτυγχάνεται αντίστοιχα κατά τη διάσπαση της φυσαλίδας C1 και του πυκνωτή εξωτερικών μερικών εκκενώσεων C2.  Οι σπινθήρες Σπ1 και Σπ2 στο ισοδύναμο κύκλωμα διασπώνται όταν διασπάται η αντίστοιχη θέση διαταραχής. Έτσι, μέσω της αντίστασης του τόξου που σχηματίζεται (R1, R2) γίνεται η εκφόρτιση του αντίστοιχου πυκνωτή διαταραχής. Η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων σημαίνει αύξηση της τάσης στους ακροδέκτες της διάταξης, στο ρυθμό που διασπώνται χρονικά οι διάφορες θέσεις διαταραχής. Οι θέσεις ανομοιογένειας , δηλαδή, επενεργούν ως ένα είδος διακόπτη.


Σχήμα 1.1-2β: Σχηματική παράσταση και ισοδύναμο κύκλωμα ενός στερεού              
                         μονωτικού με φυσαλίδα αερίου στον όγκο του και με επιφανειακή 
                         θέση διαταραχής.
                         α: σχηματική παράσταση
                         β: ισοδύναμο κύκλωμα
                         C: ιδανική χωρητικότητα διάταξης 
                         C1: χωρητικότητα της φυσαλίδας 
                         Cε: χωρητικότητα της επιφανειακής θέσης διαταραχής 
                         C2: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του στερεού  
                               μονωτικού
                         C3: χωρητικότητα του υπόλοιπου υγιούς τμήματος του επιφανειακού 
                               φιλμ
                         R1: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ1
                         R2: αντίσταση του τόξου του σπινθηριστή Σπ2

1.2) Η ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

 	Στην κβαντομηχανική θεωρία για τη γήρανση και τη διάσπαση των στερεών μονωτικών περιλαμβάνονται στοιχεία για φαινόμενα που δε μπορεί κανείς να ακούσει ή να παρατηρήσει, όπως ο ιονισμός με κρούσεις κρούσεις, που πιστεύεται ότι εκδηλώνεται στα στερεά μονωτικά και το μη ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η συσχέτισή του με φωτεινά φαινόμενα και καταπονήσεις που παρατηρούνται στο υλικό. Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και άλλες δόθηκαν με κβαντομηχανική ερμηνεία των φαινομένων που εκδηλώνονται προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών. 
 	Η κβαντομηχανική ερμηνεία της γήρανσης και της διάσπασης των στερεών μονωτικών βασίζεται κυρίως:
 	-στις μετρήσεις των αλμάτων δυναμικού κατά την καταπόνηση στερεών  
              μονωτικών με κρουστικές τάσεις.
 	-στις κρούσεις φορτίου, που είναι η κυματομορφή της πτώσης τάσης σε ένα 
              ωμικό τετράπολο μέτρησης 
 	
	
	-στην ανίχνευση του μη ορατού φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής 
              ακτινοβολίας 
 	-στην ικανοποιητική πειραματική και θεωρητική ταύτιση του μηχανισμού 
              παραγωγής των ελεύθερων φορέων 
 
 	Στην κβαντομηχανική ερμηνεία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια). Η τιμή της ενέργειας αυτής πάνω από την ενέργεια Fermi των ηλεκτροδίων διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το μηχανισμό παραγωγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων. Τα βασικότερα συμπεράσματα από τη θεωρία αυτή είναι:

1) Η γήρανση και η διάσπαση σχετίζονται με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που παράγεται στο υλικό.

2) Καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων είναι η τιμή του πεδίου. Από μετρήσεις σε οργανικά στερεά έχει αποδειχθεί ότι οι μερικές εκκενώσεις, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης αρχίζουν σε τιμή πεδίου περίπου 0,2MV/cm.

3) Για τιμές του πεδίου μέχρι περίπου 0,5MV/cm αυξάνει η ειδική αγωγιμότητα σύμφωνα με τη σχέση σ=σ0 exp(-W/kT). 

4) Για μεγαλύτερες τιμές του πεδίου από προηγουμένως, οι ελεύθεροι ηλεκτρικοί φορείς γίνονται αρκετά περισσότεροι και δεν ισχύει η προηγούμενη σχέση. Στην περίπτωση αυτή η παραγωγή των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων αποδίδεται στον ιονισμό με κρούσεις.

 	Κατά τον ιονισμού με κρούσεις στα στερεά μονωτικά ισχύει η παρακάτω σχέση:
 	 

Όπου Εο: η πεδιακή ένταση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (Ε>0,2MV/cm)
           Q0: το φορτίο κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
           Ε: η εφαρμοζόμενη πεδιακή ένταση, λόγω της οποίας το φορτίο αποκτά την         
                τιμή Q
           Α: ένας συντελεστής του υλικού που εξαρτάται από το χρόνο 	





1.3)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

 	Για τη πειραματική έρευνα των μερικών εκκενώσεων , μέσω παλμογραφημάτων ( ή μετρήσεων των κυματομορφών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω αναλογικού-ψηφιακού μετατροπέα), έχουν προταθεί διάφορες έννοιες. Μπορεί κανείς να καθορίσει μεγέθη για τη μελέτη των μερικών εκκενώσεων κατά την καταπόνηση με άλλες μορφές τάσεων, καθώς και με άλλα τετράπολα μέτρησης(συνήθως ωμική αντίσταση αντί του πυκνωτή, ή συνδυασμός αυτών των δυο στοιχείων μέτρησης). Στο σχήμα 1.3-α που ακολουθεί δίνεται ένα παράδειγμα καθορισμού κάποιων μεγεθών για τη στατιστική μελέτη των μερικών εκκενώσεων για μετρήσεις με κρουστικές τάσεις:

Σχήμα 1.3-α: Παράδειγμα καθορισμού ορισμένων εννοιών για τη στατιστική μελέτη 
                   των μερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά, των πρακτικών   
                   εφαρμογών, υπό κρουστικές τάσεις καταπόνησης.
                   Τ1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                   Τ2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                   Q0: φορτίο έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                   Q2: φορτίο περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                   uk: στιγμιαία τιμή της εφαρμοζόμενης κρουστικής τάσης 
                   u0: τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων(στιγμιαία τιμή)
                   Δu: άλμα δυναμικού
                   ΔQ: αύξηση φορτίου

 	Με βάση τις παραπάνω έννοιες έχουν σχεδιαστεί διάφορες χαρακτηριστικές όπως η Q=f(│Ûκ│), η uo=f(│Ûκ│), ο χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων σε συνάρτηση με τη μέγιστη τιμή της τάσης, κλπ. Οι τιμές των χαρακτηριστικών αυτών βασίζονται σε ένα αρκετά μεγάλο μετρήσεων επί δοκιμίων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η χαρακτηριστική Q=f(Ûκ), η οποία φαίνεται να είναι εκθετικής μορφής (σχήμα 1.3-β), με αποκλίσεις από αυτήν που έχουν αποδοθεί στη στατιστικότητα των ανομοιογενειών των στερεών μονωτικών των πρακτικών εφαρμογών καθώς και στην εκδήλωση και άλλων παραγόντων μείωσης της διηλεκτρικής ανοχής όπως των δυνάμεων Coulomb κατά την καταπόνηση των οργανικών στερεών μονωτικών με κρουστικές τάσεις της μορφής 1,2/50μs ή 10/200μs όπου παρατηρούνται μηχανικές βλάβες (θραύσματα) στο υλικό σε βάρος της εκδήλωσης των μερικών εκκενώσεων.



Σχήμα 1.3-β: Χαρακτηριστική Q2 = f(Ûκ) για τον βακελίτη (πάχους 2mm) υπό    
                      κρουστικές τάσεις 10/200μs, 100/2500μs και 250/2500μs 
                      Περιβάλλον μέσο: μονωτικό λάδι
                      Διάταξη ηλεκτροδίων: ακίδα-πλάκα
                      Cm=1000nF

Στη συνέχεια στο σχήμα 1.3-γ δίνεται ένα τυπικό παράδειγμα τεχνητής γήρανσης, από όπου φαίνεται η σημαντική μείωση των αλμάτων δυναμικού κατά την 90η κρούση ως προς την 60η. Από ταυτόχρονες μετρήσεις της εικόνας των επιφανειακών διαταραχών εύκολα διαπιστώνεται ότι η μείωση των αλμάτων δυναμικού (και επομένως του φορτίου Q στον πυκνωτή μέτρησης) σχετίζεται με τις μηχανικές κακώσεις (θραύσματα) στην επιφάνεια του μονωτικού. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα των ερευνών αυτού του είδους είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών εκκενώσεων στο διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της εφαρμοζόμενης τάσης στο στερεό μονωτικό. Έχει διαπιστωθεί ότι:

1)Οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή μηδενισμού της τάσης, ή γενικότερα στην περιοχή της μέγιστης χρονικής μεταβολής της.

2)Οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή όπου δε μηδενίζεται η τάση.



Σχήμα 1.3-δ: Άλματα δυναμικού κατά την 60η και την 90η κρούση στο pertinax  
                       (πάχους 2mm).
                       Μορφή τάσης: 1,2/50μs (Ûκ =99,7kV)
                       Διάταξη ηλεκτροδίων: ακίδα-πλάκα
                       Cm: 210nF























2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Οι μετρήσεις για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας ελήφθησαν μετά από την παρακάτω  διαδικασία. Με τη χρήση δύο ηλεκτροδίων τύπου ακίδα-πλάκα, υποβάλλεται ο συνδυασμός στερεό μονωτικό (pertinax)-λάδι μετασχηματιστών, σε κρουστικές τάσεις ±250/2500 μs εντός ανομοιογενούς πεδίου στη θερμοκρασία των 40°C. Η ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας είναι 0,9mm και οι μετρήσεις λαμβάνονται με τη βοήθεια πυκνωτή μέτρησης 1000 nF για πάχος μονωτικού 1 mm και 2 mm και διάμετρο 10cm. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι μετά από μια τιμή της τάσης η δημιουργία μερικών εκκενώσεων. Οι μερικές εκκενώσεις  θεωρείται ότι είναι ο κυρίαρχος παράγοντας γήρανσης και διάσπασης των μονώσεων στην πράξη.

Σκοπός της εργασίας είναι η στατιστική ανάλυση της έναρξης και περαίωσης των μερικών εκκενώσεων υπό τις ανωτέρω συνθήκες στο μονωτικό υλικό. Για το λόγο αυτό, από τους υπολογισμούς  της εργασίας, υλοποιείται μια σειρά από γραφικές παραστάσεις οι οποίες εξάγονται από τις μετρήσεις των χαρακτηριστικών μεγεθών του μονωτικού υλικού κατά την έναρξη και περαίωση των μερικών εκκενώσεων.
Παρακάτω παρατίθεται το σχήμα του απλοποιημένου κυκλώματος που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των μετρήσεων:

Σχήμα 2.1-1: Απλοποιημένο ισοδύναμο κύκλωμα για τη διεξαγωγή των μετρήσεων
                       uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
                       um: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης 
                       Cm: πυκνωτής μέτρησης       
                       d: πάχος του υλικού

Οι  γραφικές παραστάσεις της μέγιστης τιμής της κρουστικής τάσης χωρίς μερικές εκκενώσεις και όταν συμβαίνουν μερικές εκκενώσεις δίνονται αντίστοιχα στα παρακάτω σχήματα:

Σχήμα 2.1-2: Γραφική παράσταση της μέγιστης τιμής της κρουστικής τάσης χωρίς  
                     μερικές εκκενώσεις.
                        uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
                      uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των μερικών                
                             εκκενώσεων 


Σχήμα 2.1-2: Γραφική παράσταση της μέγιστης τιμής της κρουστικής τάσης όταν         
                        συμβαίνουν  μερικές εκκενώσεις.
                        um: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης 
                         u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων 
                         u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων   
                                      Δu= u2-u1        
                         t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                         t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                        Δt= t2 -t1    

Για τις συνθήκες που περιγράφηκαν παραπάνω με δοσμένες τιμές ορισμένων μεγεθών και μαθηματικούς τύπους που θα παρατεθούν παρακάτω έγιναν οι απαραίτητοι υπολογισμοί των απαιτούμενων μεγεθών του συνδυασμού στερεό μονωτικό (pertinax)-λάδι μετασχηματιστών:

Συγκεκριμένα  οι τιμές που δόθηκαν και μετρήθηκαν είναι οι εξής:

Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
 uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
   t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
   t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών εκκενώσεων
Δt= t2-t1
Δq=q2-q1

Από τα μεγέθη αυτά υπολογίστηκαν:

Με τη χρήση του τύπου:    Εk =    υπολογίζεται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (Ek)  που αντιστοιχεί στην Uk , όπου:

R: η ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας 
  d: το πάχος του προς εξέταση συνδυασμού στερεό μονωτικό-λάδι μετασχηματιστών

Με τη χρήση του τύπου:    Εεν =    υπολογίζεται στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν, όπου:

R: η ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας 
  d: το πάχος του προς εξέταση συνδυασμού στερεό μονωτικό-λάδι μετασχηματιστών

Με τη χρήση του τύπου:     u1 =   υπολογίζεται η στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων, όπου:
  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων 
Cm: πυκνωτής μέτρησης

Με τη χρήση του τύπου:     u2 =   υπολογίζεται η στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων, όπου:
  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων 
Cm: πυκνωτής μέτρησης    

 Με τη χρήση του τύπου:     Δu=u2-u1 υπολογίζεται  η διαφορά ανάμεσα σε u2 και u1
Με τη χρήση του τύπου:       i1 = =   υπολογίζεται η στιγμιαία τιμή του ρεύματος κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων, όπου:

Cm: πυκνωτής μέτρησης              
   t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
Με τη χρήση του τύπου:       i2 = =   υπολογίζεται η στιγμιαία τιμή του ρεύματος κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων, όπου:
Cm: πυκνωτής μέτρησης              
   t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

Με τη χρήση του τύπου:       Δi = i2-i1     υπολογίζεται η διαφορά ανάμεσα σε i2 και i1 

Με τη χρήση του τύπου:       ΔWe = 0,5*Δu   υπολογίζεται η ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων.

Με τη χρήση του τύπου:       Νe =    υπολογίζεται ο αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων, όπου:
  qe: το στοιχειώδες φορτίο του ελεύθερου ηλεκτρονίου  

Με τη χρήση του τύπου:       Νa =      υπολογίζεται ο μέγιστος αριθμός των αλμάτων δυναμικού.
Με χρήση των αποτελεσμάτων των παραπάνω υπολογισμών θα σχεδιαστούν οι γραφικές παραστάσεις που φαίνονται  παρακάτω:

  1:   t2 = f(t1) 
           t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
           t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
  
 2:   t2 = f(uεν,Eεν)
          t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
        uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
        Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν

 3:   t2 = f(Uk,Ek)
        t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
         Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
         Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk 

4:   Δt = f(t1)
        Δt= t2 -t1
        t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
      t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

5:   Δt = f(uεν,Eεν)
         Δt= t2 -t1
         t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
       t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
       uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
       Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν
  
6:   Δt = f(Uk,Ek)
      Δt= t2 -t1 
        t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
      t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
       Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
        Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

7:   u1 = f(uεν,Eεν)
         u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
        uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
        Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν

8:   u1 = f(Uk,Ek)
         u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
         Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
         Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

9:   u2 = f(u1) 
        u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
        u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων   

10:   u2 = f(uεν,Eεν)
           u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων
          uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
          Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν

11:   u2 = f(Uk,Ek)
            u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων
            Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
            Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk





12:   Δu = f(u1) 
           Δu= u2-u1        
           u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
           u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων

13:   Δu = f(uεν ,Eεν)
           Δu= u2-u1
            u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
            u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων
          uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
          Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν

14:   Δu = f(Uk ,Ek)
           Δu= u2-u1
           u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
           u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων
           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
            Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

15:    q1 = f(uεν ,Eεν)
             q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών     
                   εκκενώσεων
            uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
            Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν

16:    q1 = f(Uk ,Ek)
             q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών 
                   εκκενώσεων
             Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
             Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

17:    q2 = f(q1)
            q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών 
                  εκκενώσεων
            q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών εκκενώσεων

18:    q2 = f(uεν ,Eεν)
            q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών εκκενώσεων
           uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
           Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν



19:    q2 = f(Uk ,Ek)
            q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών εκκενώσεων
            Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
            Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

20:   Δq = f(q1) 
            Δq=q2- q1
            q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών 
                  εκκενώσεων
            q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών εκκενώσεων

21:   Δq = f(uεν ,Eεν)
           Δq=q2- q1
            q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών 
                  εκκενώσεων
            q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών εκκενώσεων
           uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
           Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν

22:   Δq = f(Uk ,Ek)
           Δq=q2- q1
            q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών 
                  εκκενώσεων
            q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών εκκενώσεων
            Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
            Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

23:    i2 = f(i1)
             i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά την έναρξη των μερικών  
                  εκκενώσεων
             i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά το πέρας  των μερικών  
                  εκκενώσεων

24:    Δi = f(i1)
             Δi= i2- i1  
             i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά την έναρξη των μερικών 
                  εκκενώσεων
             i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά το πέρας  των μερικών 
                  εκκενώσεων




25:  ΔWe = f(Δu)
          ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των μερικών 
                     εκκενώσεων
          Δu= u2-u1  
           u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
           u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων


26:  ΔWe = f(t1)
          ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των μερικών 
                    εκκενώσεων
                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων

27:  ΔWe = f(Δt)
          ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των μερικών 
                    εκκενώσεων
              Δt= t2 -t1    
               t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
            t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

28:    Ne = f(Uk,Ek)
             Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
              Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
              Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

29:      Ne = f(uεν,Eεν)
               Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
               uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
               Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν

30:      Na = f(Uk,Ek)
               Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

31:      Na = f(uεν,Eεν)
                Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των εκκενώσεων
                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν


Τέλος επιχειρείται η θεωρητική αιτιολόγηση των γραφικών παραστάσεων που σχεδιάστηκαν και η μαθηματική προσέγγισή τους.
3.ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
3.1-ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ(d=1mm)

| Uk (kV) | Ek (MV)[10-2] | u1 (V) | u2 (V) | Δu (V) | t1 (s) [10-6] | t2 (s) [10-6] | Δt (s) [10-6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,12 | 15,08197 | 0,013 | - | -0,013 | - | - | - |
|  |  | 0,0004 | - | 0,004 | - | - | - |
| 13,38 | 19,94039 | 0,018 | 0,024 | 0,006 | 261 | 326,2 | 65,2 |
|  |  | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 124,01 | 44,2 | 168,21 |
| 16,85 | 25,11177 | 0,021 | 0,044 | 0,023 | 120,6 | 231,18 | 110,58 |
|  |  | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 76,15 | 19,31 | 95,46 |
| 20,34 | 30,31297 | 0,021 | 0,085 | 0,064 | 56,7 | 210,6 | 153,9 |
|  |  | 0,002 | 0,009 | 0,011 | 6,88 | 33,9 | 40,78 |
| 23,17 | 34,53055 | 0,025 | 0,188 | 0,163 | 62,77 | 270 | 207,23 |
|  |  | 0,005 | 0,017 | 0,022 | 22,75 | 72,9 | 95,65 |
| 27,4 | 40,83458 | 0,028 | 0,235 | 0,207 | 49,95 | 294,3 | 244,35 |
|  |  | 0,002 | 0,007 | 0,009 | 6,88 | 82,73 | 89,61 |
| 30,55 | 45,52906 | 0,026 | 0,383 | 0,357 | 51,97 | 310,48 | 258,51 |
|  |  | 0,001 | 0,021 | 0,022 | 10,36 | 34,93 | 45,29 |
| 34,2 | 50,9687 | 0,044 | 0,6 | 0,556 | 40,5 | 233,55 | 193,05 |
|  |  | 0,013 | 0,025 | 0,038 | 4,26 | 52,56 | 56,82 |
| 37,4 | 55,7377 | 0,03 | 0,0836 | 0,0536 | 39,15 | 291,6 | 252,45 |
|  |  | 0,002 | 0,068 | 0,07 | 10,8 | 57,6 | 68,4 |
| 40,68 | 60,62593 | 0,041 | 1,039 | 0,998 | 30,37 | 286,2 | 255,83 |
|  |  | 0,021 | 0,091 | 0,102 | 5,22 | 32,4 | 37,62 |
| 44,46 | 66,25931 | 0,051 | 1,14 | 1,089 | 25,65 | 295,6 | 269,95 |
|  |  | 0,029 | 0,093 | 0,122 | 5,45 | 28,76 | 34,21 |

Πίνακας 3.1-1:  Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδυασμού στερεό                 
                            μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  1mm       
                            υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής +250/2500μs σε ανομοιογενές   
                            πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                            Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση.
                            Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                            Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk
                            u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                  εκκενώσεων 
                            u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων   
                            Δu= u2-u1        
                            t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                            t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                            Δt= t2 -t1

| Uk (kV) | q1 (μC) | q2 (μC) | Δq (μC) | i1 (A) | i2 (A) | Δi (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,12 | 0,013 |  | -0,013 | - | - | - |
|  | 0,0004 |  | 0,0004 | - | - | - |
| 13,38 | 0,018 | 0,024 | 0,006 | 6,89655E-05 | 7,35745E-05 | 4,60898E-06 |
|  | 0,001 | 0,002 | 0,003 |  |  |  |
| 16,85 | 0,021 | 0,044 | 0,023 | 0,000174129 | 0,000190328 | 1,61985E-05 |
|  | 0,004 | 0,004 | 0,008 |  |  |  |
| 20,34 | 0,021 | 0,085 | 0,064 | 0,00037037 | 0,000403609 | 3,32384E-05 |
|  | 0,002 | 0,009 | 0,011 |  |  |  |
| 23,17 | 0,025 | 0,188 | 0,163 | 0,000398279 | 0,000696296 | 0,000298017 |
|  | 0,005 | 0,017 | 0,022 |  |  |  |
| 27,4 | 0,028 | 0,235 | 0,207 | 0,000560561 | 0,000798505 | 0,000237944 |
|  | 0,002 | 0,007 | 0,009 |  |  |  |
| 30,55 | 0,026 | 0,383 | 0,357 | 0,000500289 | 0,001233574 | 0,000733285 |
|  | 0,001 | 0,021 | 0,022 |  |  |  |
| 34,2 | 0,044 | 0,6 | 0,556 | 0,00108642 | 0,002569043 | 0,001482623 |
|  | 0,013 | 0,025 | 0,038 |  |  |  |
| 37,4 | 0,03 | 0,0836 | 0,0536 | 0,000766284 | 0,000286694 | -0,00047959 |
|  | 0,002 | 0,068 | 0,07 |  |  |  |
| 40,68 | 0,041 | 1,039 | 0,998 | 0,001350016 | 0,003630328 | 0,002280312 |
|  | 0,021 | 0,091 | 0,112 |  |  |  |
| 44,46 | 0,051 | 1,14 | 1,089 | 0,001988304 | 0,003856563 | 0,001868259 |
|  | 0,029 | 0,093 | 0,122 |  |  |  |

Πίνακας 3.1-2: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδυασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  1mm 
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής +250/2500μs σε ανομοιογενές    
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση.
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
                           q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών                      
                                 εκκενώσεων
                           q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών 
                                 εκκενώσεων
                           Δq=q2- q1                              
                           i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά την έναρξη των μερικών       
                                 εκκενώσεων            
                           i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά το πέρας  των μερικών              
                                 εκκενώσεων            
                           Δi= i2- i1

| Uk (kV) | uεν (kV) | Eεν (MV/cm)[10-3] | ΔWe (eV) | Ne | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,12 | - | - | -0,0065 | 81250000000 | - |
|  | - | - | 0,002 | 2500000000 | - |
| 13,38 | 11,58 | 17,257824 | 0,003 | 37500000000 | 652 |
|  | 1,28 | 1,907601 | 0,0015 | 18750000000 | 1682 |
| 16,85 | 12,34 | 18,390462 | 0,0115 | 1,4375E+11 | 1106 |
|  | 2,75 | 4,098361 | 0,004 | 50000000000 | 955 |
| 20,34 | 14,23 | 21,207154 | 0,032 | 4E+11 | 1539 |
|  | 0,66 | 0,983607 | 0,0055 | 68750000000 | 408 |
| 23,17 | 17,62 | 26,259314 | 0,0815 | 1,01875E+12 | 2072 |
|  | 1,4 | 2,086438 | 0,011 | 1,375E+11 | 957 |
| 27,4 | 18,92 | 28,196721 | 0,1035 | 1,29375E+12 | 2444 |
|  | 0,65 | 0,968703 | 0,0045 | 56250000000 | 896 |
| 30,55 | 18,35 | 27,347243 | 0,1785 | 2,23125E+12 | 2585 |
|  | 1,64 | 2,444113 | 0,011 | 1,375E+11 | 453 |
| 34,2 | 19,6 | 29,210134 | 0,278 | 3,475E+12 | 1931 |
|  | 0,71 | 1,058122 | 0,019 | 2,375E+11 | 568 |
| 37,4 | 20,76 | 30,938897 | 0,0268 | 3,35E+11 | 2525 |
|  | 1,39 | 2,071535 | 0,035 | 4,375E+11 | 684 |
| 40,68 | 23,81 | 35,484352 | 0,499 | 6,2375E+12 | 2558 |
|  | 1,28 | 1,907601 | 0,051 | 7E+11 | 376 |
| 44,46 | 25,84 | 38,509687 | 0,5445 | 6,80625E+12 | 2700 |
|  | 2,23 | 3,323398 | 0,061 | 7,625E+11 | 342 |

Πίνακας 3.1-3: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδυασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  1mm 
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής +250/2500μs σε ανομοιογενές  
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση.
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
                           uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των 
                                  εκκενώσεων
                           Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν
                           ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των μερικών  
                                     εκκενώσεων
                           Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                           Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού

3.2-ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ(d=1mm)

| Uk (kV) | Ek (MV)[10-2] | u1 (V) | u2 (V) | Δu (V) | t1 (s) [10-6] | t2 (s) [10-6] | Δt (s) [10-6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,35 | 15,42474 | 0,015 | - | -0,015 | - | - | - |
|  |  | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 13,82 | 20,59613 | 0,019 | - | -0,019 | - | - | - |
|  |  | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17,45 | 26,00596 | 0,027 | 0,033 | 0,006 | 202,5 | 216 | 13,5 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,4 | 30,40238 | 0,034 | 0,067 | 0,033 | 114,07 | 145,8 | 31,73 |
|  |  | 0,001 | 0,004 | 0,005 | 17,9 | 17,39 | 17,904 |
| 23,97 | 35,7228 | 0,033 | 0,11 | 0,077 | 64,12 | 134,32 | 70,2 |
|  |  | 0,005 | 0,013 | 0,018 | 10,01 | 22,42 | 10,023 |
| 27,96 | 41,66915 | 0,031 | 0,156 | 0,125 | 69,51 | 250,42 | 180,91 |
|  |  | 0,004 | 0,018 | 0,022 | 12,9 | 94,31 | 107,21 |
| 31,23 | 46,54247 | 0,024 | 0,302 | 0,278 | 49,94 | 274,72 | 224,78 |
|  |  | 0,002 | 0,038 | 0,04 | 3,3 | 90,6 | 93,9 |
| 34,5 | 51,4158 | 0,069 | 0,472 | 0,403 | 44,54 | 237,6 | 193,06 |
|  |  | 0,005 | 0,085 | 0,09 | 2,52 | 30,66 | 33,18 |
| 37,69 | 56,1699 | 0,121 | 0,695 | 0,574 | 71,55 | 233,55 | 162 |
|  |  | 0,014 | 0,058 | 0,072 | 31,82 | 39,49 | 71,31 |
| 40,86 | 60,89419 | 0,198 | 0,943 | 0,745 | 60,75 | 223,15 | 162,4 |
|  |  | 0,063 | 0,093 | 0,156 | 10,45 | 43,95 | 54,4 |
| 44,85 | 66,84054 | 0,229 | 1,309 | 1,08 | 52,65 | 255,82 | 203,17 |
|  |  | 0,002 | 0,17 | 0,172 | 10,8 | 49,4 | 60,2 |

Πίνακας 3.2-1: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδυασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  1mm 
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής -250/2500μs σε ανομοιογενές 
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση.
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                           Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk
                           u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                 εκκενώσεων 
                           u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων   
                           Δu= u2-u1        
                           t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                           t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                           Δt= t2 -t1

| Uk (kV) | q1 (μC) | q2 (μC) | Δq (μC) | i1 (A) | i2 (A) | Δi (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,35 | 0,015 | - | -0,015 | - | - | - |
|  | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 13,82 | 0,019 | - | -0,019 | - | - | - |
|  | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 17,45 | 0,027 | 0,033 | 0,006 | 0,000133 | 0,000153 | 1,94444E-05 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20,4 | 0,034 | 0,067 | 0,033 | 0,000298 | 0,00046 | 0,000161471 |
|  | 0,001 | 0,004 | 0,005 |  |  |  |
| 23,97 | 0,033 | 0,11 | 0,077 | 0,000515 | 0,000819 | 0,00030428 |
|  | 0,005 | 0,013 | 0,018 |  |  |  |
| 27,96 | 0,031 | 0,156 | 0,125 | 0,000446 | 0,000623 | 0,000176974 |
|  | 0,004 | 0,018 | 0,022 |  |  |  |
| 31,23 | 0,024 | 0,302 | 0,278 | 0,000481 | 0,001099 | 0,000618724 |
|  | 0,002 | 0,038 | 0,04 |  |  |  |
| 34,5 | 0,069 | 0,472 | 0,403 | 0,001549 | 0,001987 | 0,000437363 |
|  | 0,005 | 0,085 | 0,09 |  |  |  |
| 37,69 | 0,121 | 0,695 | 0,574 | 0,001691 | 0,002976 | 0,001284683 |
|  | 0,014 | 0,058 | 0,072 |  |  |  |
| 40,86 | 0,198 | 0,943 | 0,745 | 0,003259 | 0,004226 | 0,000966598 |
|  | 0,063 | 0,093 | 0,156 |  |  |  |
| 44,85 | 0,229 | 1,309 | 1,08 | 0,004349 | 0,005117 | 0,000767401 |
|  | 0,002 | 0,17 | 0,172 |  |  |  |

Πίνακας 3.2-2: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδυασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  1mm 
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής -250/2500μs σε ανομοιογενές 
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση.
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
                           q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών  
                                 εκκενώσεων
                           q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών 
                                 εκκενώσεων
                           Δq=q2-  q1                              
                           i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά την έναρξη των μερικών  
                                εκκενώσεων            
                           i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά το πέρας  των μερικών 
                                εκκενώσεων            
                          Δi= i2- i1

| Uk (kV) | uεν (kV) | Eεν (MV/cm)[10-3] | ΔWe (eV) | Ne | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,35 | - | - | - | 93750000000 | - |
|  | - | - | - | - | - |
| 13,82 | - | - | - | 1,1875E+11 | - |
|  | - | - | - | - | - |
| 17,45 | 17,22 | 256,631893 | 0,003 | 37500000000 | 135 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,4 | 19,75 | 294,336811 | 0,0165 | 2,0625E+11 | 317 |
|  | 0,68 | 10,134128 | 0,0025 | 31250000000 | 179 |
| 23,97 | 23,48 | 349,925484 | 0,0385 | 4,8125E+11 | 702 |
|  | 0,03 | 0,447094 | 0,009 | 1,125E+11 | 100 |
| 27,96 | 25,6 | 381,520119 | 0,0625 | 7,8125E+11 | 1809 |
|  | 0,6 | 8,941878 | 0,011 | 1,375E+11 | 1072 |
| 31,23 | 26,28 | 391,654247 | 0,139 | 1,7375E+12 | 2248 |
|  | 0,79 | 11,773472 | 0,02 | 2,5E+11 | 939 |
| 34,5 | 28,45 | 423,994039 | 0,2015 | 2,51875E+12 | 1931 |
|  | 0,59 | 8,792846 | 0,045 | 5,625E+11 | 332 |
| 37,69 | 30,26 | 450,968703 | 0,287 | 3,5875E+12 | 1620 |
|  | 3,47 | 51,71386 | 0,036 | 4,5E+11 | 713 |
| 40,86 | 34,17 | 509,23994 | 0,3725 | 4,65625E+12 | 1624 |
|  | 0,74 | 11,028316 | 0,078 | 9,75E+11 | 544 |
| 44,85 | 39,46 | 588,077496 | 0,54 | 6,75E+12 | 2032 |
|  | 2,8 | 41,728763 | 0,086 | 1,075E+12 | 602 |

Πίνακας 3.2-3: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδυασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  1mm    
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής -250/2500μs σε ανομοιογενές 
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση.
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
                           uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των 
                                  εκκενώσεων
                           Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν
                           ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των μερικών              
                                      εκκενώσεων
                           Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                           Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού

3.3-ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ(d=2mm)

| Uk (kV) | Ek (MV)[10-2] | u1 (V) | u2 (V) | Δu (V) | t1 (s) [10-6] | t2 (s) [10-6] | Δt (s) [10-6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,2 | 10,3764 | 0,042 | - | -0,042 | - | - | - |
|  |  | 0,003 | - | 0,003 | - | - | - |
| 13,88 | 14,12004 | 0,044 | 0,061 | 0,017 | 362,25 | 369 | 6,75 |
|  |  | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 46,87 | 67,59 | 114,46 |
| 17,45 | 17,75178 | 0,076 | 0,114 | 0,038 | 229,5 | 243 | 13,5 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,91 | 21,27162 | 0,094 | 0,114 | 0,02 | 236,5 | 254 | 17,5 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24,15 | 24,56765 | 0,088 | 0,239 | 0,151 | 93,5 | 261,9 | 168,4 |
|  |  | 0,009 | 0,024 | 0,033 | 15,03 | 82,05 | 97,08 |
| 27,92 | 28,40285 | 0,08 | 0,304 | 0,224 | 44,55 | 245,7 | 201,15 |
|  |  | 0,008 | 0,1 | 0,108 | 9,15 | 51,07 | 60,22 |
| 31,5 | 32,04476 | 0,072 | 0,491 | 0,419 | 35,1 | 305,1 | 270 |
|  |  | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 5,05 | 44,24 | 49,29 |
| 34,75 | 35,35097 | 0,075 | 0,585 | 0,51 | 32,4 | 271,35 | 238,95 |
|  |  | 0,006 | 0,02 | 0,26 | 5,05 | 64,09 | 69,14 |
| 39,05 | 39,72533 | 0,076 | 0,87 | 0,794 | 29,7 | 243 | 213,3 |
|  |  | 0,018 | 0,091 | 0,109 | 6,88 | 33,88 | 40,76 |
| 41,7 | 42,42116 | 0,067 | 1,207 | 1,14 | 31,05 | 301,05 | 270 |
|  |  | 0 | 0,12 | 0,12 | 6,88 | 58,78 | 65,66 |
| 46,02 | 46,81587 | 0,078 | 1,39 | 1,312 | 41,82 | 303,44 | 261,62 |
|  |  | 0,005 | 0,081 | 0,086 | 1,61 | 55,8 | 57,41 |

Πίνακας 3.3-1: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδυασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  2mm 
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής +250/2500μs σε ανομοιογενές 
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση.
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                           Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk
                           u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                 εκκενώσεων 
                           u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων   
                           Δu= u2-u1        
                           t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                           t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                           Δt= t2 -t1

| Uk (kV) | q1 (μC) | q2 (μC) | Δq (μC) | i1 (A) | i2 (A) | Δi (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,2 | 0,042 |  | -0,042 |  |  |  |
|  | 0,003 |  | 0,003 |  |  |  |
| 13,88 | 0,044 | 0,061 | 0,017 | 0,000121 | 0,000165 | 4,38486E-05 |
|  | 0,002 | 0,001 | 0,003 |  |  |  |
| 17,45 | 0,076 | 0,114 | 0,038 | 0,000331 | 0,000469 | 0,000137981 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20,91 | 0,094 | 0,114 | 0,02 | 0,000397 | 0,000449 | 5,13559E-05 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 24,15 | 0,088 | 0,239 | 0,151 | 0,000941 | 0,000913 | -2,8614E-05 |
|  | 0,009 | 0,024 | 0,033 |  |  |  |
| 27,92 | 0,08 | 0,304 | 0,224 | 0,001796 | 0,001237 | -0,00055845 |
|  | 0,008 | 0,1 | 0,108 |  |  |  |
| 31,5 | 0,072 | 0,491 | 0,419 | 0,002051 | 0,001609 | -0,00044197 |
|  | 0,01 | 0,04 | 0,05 |  |  |  |
| 34,75 | 0,075 | 0,585 | 0,51 | 0,002315 | 0,002156 | -0,00015893 |
|  | 0,006 | 0,02 | 0,026 |  |  |  |
| 39,05 | 0,076 | 0,87 | 0,794 | 0,002559 | 0,00358 | 0,001021324 |
|  | 0,018 | 0,091 | 0,109 |  |  |  |
| 41,7 | 0,067 | 1,207 | 1,14 | 0,002158 | 0,004009 | 0,001851491 |
|  | 0 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |
| 46,02 | 0,078 | 1,39 | 1,312 | 0,001865 | 0,004581 | 0,00271567 |
|  | 0,005 | 0,081 | 0,081 |  |  |  |

Πίνακας 3.3-2: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδιασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  2mm 
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής +250/2500μs σε ανομοιογενές 
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση.
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
                           q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών                 
                                 εκκενώσεων
                           q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών 
                                 εκκενώσεων
                           Δq=q2-  q1                              
                           i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά την έναρξη των μερικών 
                                εκκενώσεων            
                           i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά το πέρας  των μερικών                       
                                εκκενώσεων            
                           Δi= i2- i1

| Uk (kV) | uεν (kV) | Eεν (MV/cm)[10-3] | ΔWe (eV) | Ne | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,2 | - | - | - | 2,625E+11 | - |
|  | - | - | - | - | - |
| 13,88 | 13,54 | 137,741607 | 0,0085 | 1,0625E+11 | 68 |
|  | 0,45 | 4,577823 | 0,0015 | 1,875E+10 | 1145 |
| 17,45 | 14,48 | 147,304171 | 0,019 | 2,375E+11 | 135 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,91 | 14,21 | 144,557477 | 0,01 | 1,25E+11 | 175 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24,15 | 23,77 | 241,810783 | 0,0755 | 9,4375E+11 | 1684 |
|  | 1,59 | 16,174975 | 0,0165 | 2,0625E+11 | 971 |
| 27,92 | 18,88 | 192,065107 | 0,112 | 1,4E+12 | 2012 |
|  | 0,95 | 9,664293 | 0,054 | 6,75E+11 | 602 |
| 31,5 | 19,34 | 196,744659 | 0,2095 | 2,6188E+12 | 2700 |
|  | 0,86 | 8,748728 | 0,025 | 3,125E+11 | 493 |
| 34,75 | 22,77 | 231,637843 | 0,255 | 3,1875E+12 | 2390 |
|  | 1,02 | 10,376399 | 0,13 | 1,625E+11 | 691 |
| 39,05 | 19,74 | 200,813835 | 0,397 | 4,9625E+12 | 2133 |
|  | 2,41 | 24,516785 | 0,0545 | 6,8125E+11 | 408 |
| 41,7 | 19 | 193,28586 | 0,57 | 7,125E+12 | 2700 |
|  | 0 | 0 | 0,06 | 7,5E+11 | 657 |
| 46,02 | 19,44 | 197,761953 | 0,656 | 8,2E+12 | 2616 |
|  | 0,25 | 2,543235 | 0,043 | 5,0625E+11 | 574 |

Πίνακας 3.3-3: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδιασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  2mm 
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής +250/2500μs σε ανομοιογενές 
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση.
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
                           uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των 
                                  εκκενώσεων
                           Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν
                           ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των μερικών 
                                      εκκενώσεων
                           Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                           Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού

3.4-ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (d=2mm)

| Uk (kV) | Ek (MV)[10-2] | u1 (V) | u2 (V) | Δu (V) | t1 (s) [10-6] | t2 (s) [10-6] | Δt (s) [10-6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28,2 | 28,68769 | 0,099 | 0,256 | 0,157 | 108 | 235,57 | 127,57 |
|  |  | 0,008 | 0,049 | 0,057 | 77,9 | 69,18 | 147,08 |
| 31,9 | 32,45168 | 0,102 | 0,41 | 0,308 | 56,7 | 210,6 | 153,9 |
|  |  | 0,006 | 0,055 | 0,061 | 10,96 | 85,63 | 96,59 |
| 35,35 | 35,96134 | 0,097 | 0,642 | 0,545 | 48,59 | 247,05 | 198,46 |
|  |  | 0,02 | 0,055 | 0,075 | 8,69 | 56,08 | 64,77 |
| 38,5 | 39,16582 | 0,126 | 0,944 | 0,818 | 49,95 | 288,85 | 238,9 |
|  |  | 0,015 | 0,13 | 0,028 | 5,4 | 54,23 | 59,63 |
| 40,8 | 41,5056 | 0,098 | 1,336 | 1,238 | 33,74 | 260,5 | 226,76 |
|  |  | 0,019 | 0,15 | 0,169 | 3,69 | 75,6 | 79,29 |
| 45,5 | 46,28688 | 0,148 | 1,552 | 1,404 | 54 | 209,25 | 155,25 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Πίνακας 3.4-1: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδιασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  2mm 
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής -250/2500μs σε ανομοιογενές 
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση.
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                           Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk
                           u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών    
                                 εκκενώσεων 
                           u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών εκκενώσεων   
                           Δu= u2-u1        
                           t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                           t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                           Δt= t2 -t1

| Uk (kV) | q1 (μC) | q2 (μC) | Δq (μC) | i1 (A) | i2 (A) | Δi (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28,2 | 0,099 | 0,256 | 0,157 | 0,000917 | 0,001087 | 0,00017 |
|  | 0,008 | 0,049 | 0,057 |  |  |  |
| 31,9 | 0,102 | 0,41 | 0,308 | 0,001799 | 0,001947 | 0,000148 |
|  | 0,006 | 0,055 | 0,061 |  |  |  |
| 35,35 | 0,097 | 0,642 | 0,545 | 0,001996 | 0,002599 | 0,000602 |
|  | 0,02 | 0,055 | 0,075 |  |  |  |
| 38,5 | 0,126 | 0,944 | 0,818 | 0,002523 | 0,003268 | 0,000746 |
|  | 0,015 | 0,13 | 0,145 |  |  |  |
| 40,8 | 0,098 | 1,336 | 1,238 | 0,002905 | 0,005129 | 0,002224 |
|  | 0,019 | 0,15 | 0,169 |  |  |  |
| 45,5 | 0,148 | 1,552 | 1,404 | 0,002741 | 0,007417 | 0,004676 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Πίνακας 3.4-2: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδιασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  2mm 
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής -250/2500μs σε ανομοιογενές 
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
                           q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των μερικών 
                                 εκκενώσεων
                           q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών 
                                 εκκενώσεων
                           Δq=q2-  q1                              
                           i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά την έναρξη των μερικών 
                                εκκενώσεων            
                           i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο  Cm  κατά το πέρας  των μερικών            
                                εκκενώσεων            
                           Δi= i2- i1

| Uk (kV) | uεν (kV) | Eεν (MV/cm)[10-3] | ΔWe (eV) | Ne | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28,2 | 23,01 | 234,079349 | 0,0785 | 9,8125E+11 | 1276 |
|  | 2,29 | 23,296033 | 0,0285 | 3,5625E+11 | 1471 |
| 31,9 | 23,19 | 235,910478 | 0,154 | 1,925E+12 | 1539 |
|  | 0,94 | 9,562564 | 0,0305 | 3,8125E+11 | 966 |
| 35,35 | 24,35 | 247,711089 | 0,2725 | 3,4063E+12 | 1984,6 |
|  | 0 | 0 | 0,0375 | 4,6875E+11 | 648 |
| 38,5 | 25,12 | 255,544252 | 0,409 | 5,1125E+12 | 2389 |
|  | 0,65 | 6,612411 | 0,014 | 9,0625E+11 | 596 |
| 40,8 | 24,96 | 253,916582 | 0,619 | 7,7375E+12 | 2268 |
|  | 0,88 | 8,952187 | 0,0845 | 1,0563E+12 | 793 |
| 45,5 | 31,72 | 322,685656 | 0,702 | 8,775E+12 | 1553 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Πίνακας 3.4-3: Υπολογισμός τιμών κατά την καταπόνηση του συνδυασμού στερεό                 
                           μονωτικό(pertinax)- λάδι  μετασχηματιστών  40°C  πάχους  2mm 
                           υπό κρουστικές τάσεις της  μορφής -250/2500μs σε ανομοιογενές 
                           πεδίο με ηλεκτρόδιο ακίδα-πλάκα ακτίνας R=0,9mm. 
                           Η δεύτερη τιμή ανά επίπεδο τάσης είναι η τυπική απόκλιση. 
                           Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης
                           uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των 
                                  εκκενώσεων
                           Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν
                           ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των μερικών 
                                      εκκενώσεων
                           Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                           Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού

4.1: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
4.1.1: t2=f(t1)

Διάγραμμα 4.1-1a: Χαρακτηριστική t2=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό 
                                 (pertinax)-λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με 
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-1b: Χαρακτηριστική t2=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό 
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με 
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                    t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                    t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-1c: Χαρακτηριστική t2=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό 
                                (pertinax)-λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με 
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-1d: Χαρακτηριστική t2=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό 
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με 
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

4.1.2:   t2=f(uεν,Eεν) Διάγραμμα 4.1-2a: Χαρακτηριστική t2=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν

Διάγραμμα 4.1-2b: Χαρακτηριστική t2=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                 μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                 καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                 θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                 καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν 
Διάγραμμα 4.1-2c:Χαρακτηριστική t2=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                       εκκενώσεων
                               Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν

Διάγραμμα 4.1-2d: Χαρακτηριστική t2=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό                       
                                 μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                 καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                 θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                 καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                                          
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                     Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν .4.1.3:   t2=f(Uk,Ek)
Διάγραμμα 4.1-3a: Χαρακτηριστική t2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-3b: Χαρακτηριστική t2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-3c: Χαρακτηριστική t2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-3d: Χαρακτηριστική t2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                  t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.1.4:   Δt=f(t1)

Διάγραμμα 4.1-4a: Χαρακτηριστική Δt=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.1-4b:Χαρακτηριστική Δt=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.1-4c:Χαρακτηριστική Δt=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.1-4d: Χαρακτηριστική Δt=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Δt= t2 -t1

4.1.5:   Δt=f(uεν,Eεν)

Διάγραμμα 4.1-5a:Χαρακτηριστική Δt=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό 
                               (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με 
                               κρουστική τάση =250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                               διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                               πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                               t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                               t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                               Δt= t2 -t1         
                               uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                      εκκενώσεων
                               Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν .

Διάγραμμα 4.1-5b:Χαρακτηριστική Δt=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν .

Διάγραμμα 4.1-5c:Χαρακτηριστική Δt=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν .

Διάγραμμα 4.1-5d:Χαρακτηριστική Δt=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν .

4.1.6:   Δt=f(Uk,Ek)

Διάγραμμα 4.1-6a:Χαρακτηριστική Δt=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-6b:Χαρακτηριστική Δt=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-6c: Χαρακτηριστική Δt=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-6d:Χαρακτηριστική Δt=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.1.7:   u1=f(uεν,Eεν) 


Διάγραμμα 4.1-7a: Χαρακτηριστική u1=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                      εκκενώσεων
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν

Διάγραμμα 4.1-7b:Χαρακτηριστική u1=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                u1:στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                     εκκενώσεων
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στηuεν .

Διάγραμμα 4.1-7c: Χαρακτηριστική u1=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και διάταξη  
                                    ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                    u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
                                    uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                          εκκενώσεων
                                    Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν .

Διάγραμμα 4.1-7d: Χαρακτηριστική u1=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και διάταξη  
                                    ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                    u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων
                                    uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                          εκκενώσεων
                                    Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν .

4.1.8:   u1=f(Uk,Ek)

Διάγραμμα 4.1-8a: Χαρακτηριστική u1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                      εκκενώσεων
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-8b:Χαρακτηριστική u1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                      εκκενώσεων
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-8c: Χαρακτηριστική u1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                       εκκενώσεων
                                 Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-8d: Χαρακτηριστική u1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                       εκκενώσεων
                                 Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.1.9:   u2=f(u1)

Διάγραμμα 4.1-9a: Χαρακτηριστική u2=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                       εκκενώσεων
                                 u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                       εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-9b: Χαρακτηριστική u2=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                 u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                       εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-9c: Χαρακτηριστική u2=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                       εκκενώσεων
                                 u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                       εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-9d: Χαρακτηριστική u2=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων 
4.1.10:   u2=f(uεν,Eεν)

Διάγραμμα 4.1-10a:Χαρακτηριστική u2=f(uεν,Εεν)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                        
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                            εκκενώσεων
                                 Εεν:στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν

Διάγραμμα 4.1-10bΧαρακτηριστική u2=f(uεν,Εεν)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                        
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.1-10c:Χαρακτηριστική u2=f(uεν,Εεν)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                       εκκενώσεων                        
                                 uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                        εκκενώσεων
                                 Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                         uεν .

Διάγραμμα 4.1-10d: Χαρακτηριστική u2=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                        
                                   uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                          εκκενώσεων
                                   Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν . 








4.1.11:   u2=f(Uk,Ek)

Διάγραμμα 4.1-11a:Χαρακτηριστική u2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                        
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk
Διάγραμμα 4.1-11b:Χαρακτηριστική u2=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                        
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-11c:Χαρακτηριστική u2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                       εκκενώσεων                        
                                 Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-11d:Χαρακτηριστική u2=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                        
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk
4.1.12:   Δu=f(u1)

Διάγραμμα 4.1-12a: Χαρακτηριστική Δu=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   Δu=u2-u1

Διάγραμμα 4.1-12b:Χαρακτηριστική Δu=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  Δu=u2-u1

Διάγραμμα 4.1-12c:Χαρακτηριστική Δu=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   Δu=u2-u1

Διάγραμμα 4.1-12d:Χαρακτηριστική Δu=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  Δu=u2-u1

4.1.13:   Δu=f(uεν ,Eεν)

Διάγραμμα 4.1-13a:Χαρακτηριστική Δu=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                                                   
                                  Δu=u2-u1 
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.1-13b: Χαρακτηριστική Δu=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                                                   
                                  Δu=u2-u1 
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.1-13c: Χαρακτηριστική Δu=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                                                   
                                  Δu=u2-u1 
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.1-13d: Χαρακτηριστική Δu=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                                                   
                                  Δu=u2-u1 
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

4.1.14:   Δu=f(Uk ,Ek)

Διάγραμμα 4.1-14a: Χαρακτηριστική Δu=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-14b: Χαρακτηριστική Δu=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)-λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-14c: Χαρακτηριστική Δu=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-14d: Χαρακτηριστική Δu=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.1.15:  q1=f(uεν ,Eεν)

Διάγραμμα 4.1-15α:Χαρακτηριστική q1=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.1-15b: Χαρακτηριστική q1=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.1-15c: Χαρακτηριστική q1=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.1-15d: Χαρακτηριστική q1=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

4.1.16:  q1=f(Uk ,Ek)

Διάγραμμα 4.1-16a:Χαρακτηριστική q1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-16b: Χαρακτηριστική q1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-16c: Χαρακτηριστική q1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-16d: Χαρακτηριστική q1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.1.17:  q2=f(q1)

Διάγραμμα 4.1-17a:  Χαρακτηριστική q2=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                    (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του 
                                    με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη  ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=1mm)                                                                            
                                    q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των  
                                    μερικών εκκενώσεων
                                    q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά το πέρας των 
                                    μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-17b: Χαρακτηριστική q2=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=1mm)                                      
                                    q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                    μερικών εκκενώσεων
                                    q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των 
                                    μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-17c: Χαρακτηριστική q2=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm)                                      
                                   q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                   μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των 
                                   μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-17d: Χαρακτηριστική q2=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                      
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                       μερικών εκκενώσεων
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των 
                                       μερικών εκκενώσεων

4.1.18:  q2=f(uεν ,Eεν)

Διάγραμμα 4.1-18α:Χαρακτηριστική q2=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό 
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                                               
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                       εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν .

Διάγραμμα 4.1-18b:. Χαρακτηριστική q2=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό 
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                                               
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                       εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν .

Διάγραμμα 4.1-18c: Χαρακτηριστική q2=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό 
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                                               
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                       εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν .

Διάγραμμα 4.1-18d: Χαρακτηριστική q2=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό 
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                                               
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                       εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν .

4.1.19:  q2=f(Uk ,Ek)

Διάγραμμα 4.1-19a: Χαρακτηριστική q2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-19b: Χαρακτηριστική q2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-19c: Χαρακτηριστική q2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-19d: Χαρακτηριστική q2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                     (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                      κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και διάταξη  
                                      ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                      q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                     εκκενώσεων
                                     Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                     Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.1.20:  Δq=f(q1)

Διάγραμμα 4.1-20a:Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Δq=q2- q1

Διάγραμμα 4.1-20b:Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Δq=q2- q1

Διάγραμμα 4.1-20c:Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Δq=q2- q1

Διάγραμμα 4.1-20d:Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Δq=q2- q1

4.1.21:  Δq=f(uεν ,Eεν)

Διάγραμμα 4.1-21α: Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1
                                   uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                             εκκενώσεων
                                   Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.1-21b: Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1
                                   uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                             εκκενώσεων
                                   Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.1-21c: Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1
                                   uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                             εκκενώσεων
                                   Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.1-21d: Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1
                                   uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                             εκκενώσεων
                                   Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                          uεν

4.1.22:  Δq=f(Uk ,Ek)

Διάγραμμα 4.1-22α: Χαρακτηριστική Δq=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1     
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-22b: Χαρακτηριστική Δq=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1     
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-22c: Χαρακτηριστική Δq=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)-λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1     
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-22d: Χαρακτηριστική Δq=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1     
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.1.23:  i2=f(i1)

Διάγραμμα 4.1-23a: Χαρακτηριστική i2=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=1mm) 
                                    i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                         μερικών εκκενώσεων            
                                    i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                         εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-23b: Χαρακτηριστική i2=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=1mm) 
                                    i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                         μερικών εκκενώσεων            
                                    i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                         εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-23c: Χαρακτηριστική i2=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=2mm) 
                                    i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                         μερικών εκκενώσεων            
                                    i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                         εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-23d: Χαρακτηριστική i2=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=2mm) 
                                    i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                         μερικών εκκενώσεων            
                                    i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                         εκκενώσεων

4.1.24:  Δi=f(i1)

Διάγραμμα 4.1-24α: Χαρακτηριστική Δi=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων            
                                   i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων         
                                   Δi= i2- i1

Διάγραμμα 4.1-24b: Χαρακτηριστική Δi=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων            
                                   i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων         
                                   Δi= i2- i1

Διάγραμμα 4.1-24c: Χαρακτηριστική Δi=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων            
                                   i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων         
                                   Δi= i2- i1

Διάγραμμα 4.1-24α: Χαρακτηριστική Δi=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων            
                                   i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων         
                                   Δi= i2- i1







4.1.25:  ΔWe=f(Δu) 


4.1-25a:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δu)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-25b:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δu)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων
Διάγραμμα 4.1-25c:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δu)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-25d:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δu)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων






4.1.26:  ΔWe=f(t1)

Διάγραμμα 4.1-26a:Χαρακτηριστική ΔWe=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                              μερικών εκκενώσεων                            
                                    t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-26b:Χαρακτηριστική ΔWe=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                              μερικών εκκενώσεων                            
                                    t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-26c:Χαρακτηριστική ΔWe=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                              μερικών εκκενώσεων                            
                                    t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.1-26d:Χαρακτηριστική ΔWe=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                              μερικών εκκενώσεων                            
                                    t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων

4.1.27:  ΔWe=f(Δt)

Διάγραμμα 4.1-27α:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δt) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm) 
                                  ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων                            
                                   t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                   t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                                  Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.1-27b:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δt) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm) 
                                  ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων                            
                                   t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                   t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                                  Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.1-27c:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δt) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm) 
                                  ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων                            
                                   t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                   t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                                  Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.1-27d:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δt) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm) 
                                  ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων                            
                                  t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                  t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                                  Δt= t2 -t1

4.1.28:  Ne=f(Uk,Ek)

Διάγραμμα 4.1-28a: Χαρακτηριστική Ne=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό 
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                   Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                   Uk: μέγιστη τιμή τα κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-28b: Χαρακτηριστική Ne=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό 
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                   Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                   Uk: μέγιστη τιμή τα κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-28c: Χαρακτηριστική Ne=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό 
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                   Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                   Uk: μέγιστη τιμή τα κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-28d: Χαρακτηριστική Ne=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό 
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                   Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                   Uk: μέγιστη τιμή τα κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.1.29:  Ne=f(uεν,Eεν)

Διάγραμμα 4.1-29a:Χαρακτηριστική Ne=f(Uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                        
                                             εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.1-29b:Χαρακτηριστική Ne=f(Uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                        
                                             εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.1-29c:Χαρακτηριστική Ne=f(Uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                        
                                             εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.1-29d:Χαρακτηριστική Ne=f(Uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                        
                                             εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

4.1.30:  Na=f(Uk,Ek)

Διάγραμμα 4.1-30a:Χαρακτηριστική Na=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-30b:Χαρακτηριστική Na=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-30c:Χαρακτηριστική Na=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.1-30δ:Χαρακτηριστική Na=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικ (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk



4.1.31:  Na=f(uεν,Eεν)

Διάγραμμα 4.1-31a: Χαρακτηριστική Na=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                         
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.1-31b: Χαρακτηριστική Na=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                         
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.1-31c: Χαρακτηριστική Na=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                         
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.1-31d: Χαρακτηριστική Na=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                         
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν

4.2:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
4.2.1: t2=f(t1)

Διάγραμμα 4.2-1a: Χαρακτηριστική t2=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό 
                                 (pertinax)-λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με 
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-1b: Χαρακτηριστική t2=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό 
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με 
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                    t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                    t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-1c: Χαρακτηριστική t2=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό 
                                (pertinax)-λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με 
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-1d: Χαρακτηριστική t2=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό 
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με 
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων

4.2.2:   t2=f(uεν,Eεν) Διάγραμμα 4.2-2a: Χαρακτηριστική t2=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν

Διάγραμμα 4.2-2b: Χαρακτηριστική t2=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                 μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                 καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                 θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                 καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν 
Διάγραμμα 4.2-2c:Χαρακτηριστική t2=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                       εκκενώσεων
                               Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν

Διάγραμμα 4.2-2d: Χαρακτηριστική t2=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό                       
                                 μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                 καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                 θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                 καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                                          
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                     Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην uεν .4.2.3:   t2=f(Uk,Ek)
Διάγραμμα 4.2-3a: Χαρακτηριστική t2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-3b: Χαρακτηριστική t2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-3c: Χαρακτηριστική t2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-3d: Χαρακτηριστική t2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                  t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.2.4:   Δt=f(t1)

Διάγραμμα 4.2-4a: Χαρακτηριστική Δt=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.2-4b:Χαρακτηριστική Δt=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.2-4c:Χαρακτηριστική Δt=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.2-4d: Χαρακτηριστική Δt=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                 t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                 Δt= t2 -t1

4.2.5:   Δt=f(uεν,Eεν)

Διάγραμμα 4.2-5a:Χαρακτηριστική Δt=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό 
                               (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με 
                               κρουστική τάση =250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                               διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                               πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                               t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                               t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                               Δt= t2 -t1         
                               uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                      εκκενώσεων
                               Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν .

Διάγραμμα 4.2-5b:Χαρακτηριστική Δt=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν .

Διάγραμμα 4.2-5c:Χαρακτηριστική Δt=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν .

Διάγραμμα 4.2-5d:Χαρακτηριστική Δt=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν .

4.2.6:   Δt=f(Uk,Ek)

Διάγραμμα 4.2-6a:Χαρακτηριστική Δt=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-6b:Χαρακτηριστική Δt=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-6c: Χαρακτηριστική Δt=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-6d:Χαρακτηριστική Δt=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων    
                                Δt= t2 -t1         
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.2.7:   u1=f(uεν,Eεν) 


Διάγραμμα 4.2-7a: Χαρακτηριστική u1=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                      εκκενώσεων
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν

Διάγραμμα 4.2-7b:Χαρακτηριστική u1=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                u1:στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                     εκκενώσεων
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στηuεν .

Διάγραμμα 4.2-7c:Χαρακτηριστική u1=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                u1:στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                     εκκενώσεων
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στηuεν

Διάγραμμα 4.2-7d:Χαρακτηριστική u1=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                u1:στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                     εκκενώσεων
                                uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                       εκκενώσεων
                                Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στηuεν

4.2.8:   u1=f(Uk,Ek)

Διάγραμμα 4.2-8a: Χαρακτηριστική u1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                      εκκενώσεων
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-8b:Χαρακτηριστική u1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                      εκκενώσεων
                                Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-8c: Χαρακτηριστική u1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                       εκκενώσεων
                                 Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-8d: Χαρακτηριστική u1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                       εκκενώσεων
                                 Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.2.9:   u2=f(u1)

Διάγραμμα 4.2-9a: Χαρακτηριστική u2=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                       εκκενώσεων
                                 u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                       εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-9b: Χαρακτηριστική u2=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                 u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                 u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                       εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-9c: Χαρακτηριστική u2=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                       εκκενώσεων
                                 u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                       εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-9d: Χαρακτηριστική u2=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων 
4.2.10:   u2=f(uεν,Eεν)

Διάγραμμα 4.2-10a:Χαρακτηριστική u2=f(uεν,Εεν)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                        
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                            εκκενώσεων
                                 Εεν:στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη uεν

Διάγραμμα 4.2-10bΧαρακτηριστική u2=f(uεν,Εεν)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                        
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.2-10c:Χαρακτηριστική u2=f(uεν,Εεν)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                       εκκενώσεων                        
                                 uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                        εκκενώσεων
                                 Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                         uεν .

Διάγραμμα 4.2-10d: Χαρακτηριστική u2=f(uεν,Εεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                        
                                   uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των             
                                          εκκενώσεων
                                   Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν . 








4.2.11:   u2=f(Uk,Ek)

Διάγραμμα 4.2-11a:Χαρακτηριστική u2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                        
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk
Διάγραμμα 4.2-11b:Χαρακτηριστική u2=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                        
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-11c:Χαρακτηριστική u2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                 (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                 κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                 διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                 πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                 u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                       εκκενώσεων                        
                                 Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                 Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-11d:Χαρακτηριστική u2=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                        
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk
4.2.12:   Δu=f(u1)

Διάγραμμα 4.2-12a: Χαρακτηριστική Δu=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   Δu=u2-u1

Διάγραμμα 4.2-12b:Χαρακτηριστική Δu=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  Δu=u2-u1

Διάγραμμα 4.2-12c:Χαρακτηριστική Δu=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   Δu=u2-u1

Διάγραμμα 4.2-12d:Χαρακτηριστική Δu=f(u1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                                                           
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  Δu=u2-u1

4.2.13:   Δu=f(uεν ,Eεν)

Διάγραμμα 4.2-13a:Χαρακτηριστική Δu=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                                                   
                                  Δu=u2-u1 
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.2-13b: Χαρακτηριστική Δu=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                                                   
                                  Δu=u2-u1 
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.2-13c: Χαρακτηριστική Δu=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                                                   
                                  Δu=u2-u1 
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.2-13d: Χαρακτηριστική Δu=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                        εκκενώσεων
                                  u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                        εκκενώσεων                                                                   
                                  Δu=u2-u1 
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

4.2.14:   Δu=f(Uk ,Ek)

Διάγραμμα 4.2-14a: Χαρακτηριστική Δu=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-14b: Χαρακτηριστική Δu=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)-λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-14c: Χαρακτηριστική Δu=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-14d: Χαρακτηριστική Δu=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um  κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um  κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.2.15:  q1=f(uεν ,Eεν)

Διάγραμμα 4.2-15α:Χαρακτηριστική q1=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.2-15b: Χαρακτηριστική q1=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.2-15c: Χαρακτηριστική q1=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.2-15d: Χαρακτηριστική q1=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των  
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

4.2.16:  q1=f(Uk ,Ek)

Διάγραμμα 4.2-16a:Χαρακτηριστική q1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-16b: Χαρακτηριστική q1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-16c: Χαρακτηριστική q1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-16d: Χαρακτηριστική q1=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.2.17:  q2=f(q1)

Διάγραμμα 4.2-17a:  Χαρακτηριστική q2=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                    (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του 
                                    με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη  ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=1mm)                                                                            
                                    q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των  
                                    μερικών εκκενώσεων
                                    q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά το πέρας των 
                                    μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-17b: Χαρακτηριστική q2=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=1mm)                                      
                                    q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                    μερικών εκκενώσεων
                                    q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των 
                                    μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-17c: Χαρακτηριστική q2=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm)                                      
                                   q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                   μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των 
                                   μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-17d: Χαρακτηριστική q2=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                      
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                       μερικών εκκενώσεων
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των 
                                       μερικών εκκενώσεων

4.2.18:  q2=f(uεν ,Eεν)

Διάγραμμα 4.2-18α:Χαρακτηριστική q2=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό 
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                                               
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                       εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν .

Διάγραμμα 4.2-18b:. Χαρακτηριστική q2=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό 
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                                               
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                       εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν .

Διάγραμμα 4.2-18c: Χαρακτηριστική q2=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό 
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                                               
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                       εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν .

Διάγραμμα 4.2-18d: Χαρακτηριστική q2=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό 
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                                               
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                       εκκενώσεων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                        εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν .

4.2.19:  q2=f(Uk ,Ek)

Διάγραμμα 4.2-19a: Χαρακτηριστική q2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-19b: Χαρακτηριστική q2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                              
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-19c: Χαρακτηριστική q2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-19d: Χαρακτηριστική q2=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                              
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.2.20:  Δq=f(q1)

Διάγραμμα 4.2-20a:Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Δq=q2- q1

Διάγραμμα 4.2-20b:Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm)                                              
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Δq=q2- q1

Διάγραμμα 4.2-20c:Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Δq=q2- q1

Διάγραμμα 4.2-20d:Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό   
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm)                                              
                                  q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων                              
                                  q1: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων
                                  Δq=q2- q1

4.2.21:  Δq=f(uεν ,Eεν)

Διάγραμμα 4.2-21α: Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1
                                   uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                             εκκενώσεων
                                   Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.2-21b: Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1
                                   uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                             εκκενώσεων
                                   Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.2-21c: Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1
                                   uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                             εκκενώσεων
                                   Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.2-21d: Χαρακτηριστική Δq=f(q1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1
                                   uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                      
                                             εκκενώσεων
                                   Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                          uεν

4.2.22:  Δq=f(Uk ,Ek)

Διάγραμμα 4.2-22α: Χαρακτηριστική Δq=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1     
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-22b: Χαρακτηριστική Δq=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1     
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-22c: Χαρακτηριστική Δq=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)-λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1     
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-22d: Χαρακτηριστική Δq=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm) 
                                   q1 : στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά την έναρξη των 
                                          μερικών εκκενώσεων
                                   q2: στιγμιαία τιμή φορτίου στο Cm  κατά το πέρας  των μερικών         
                                         εκκενώσεων                              
                                   Δq=q2- q1     
                                   Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.2.23:  i2=f(i1)

Διάγραμμα 4.2-23a: Χαρακτηριστική i2=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=1mm) 
                                    i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                         μερικών εκκενώσεων            
                                    i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                         εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-23b: Χαρακτηριστική i2=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=1mm) 
                                    i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                         μερικών εκκενώσεων            
                                    i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                         εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-23c: Χαρακτηριστική i2=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=2mm) 
                                    i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                         μερικών εκκενώσεων            
                                    i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                         εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-23d: Χαρακτηριστική i2=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                    κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                    διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                    πλάκα.(d=2mm) 
                                    i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                         μερικών εκκενώσεων            
                                    i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                         εκκενώσεων

4.2.24:  Δi=f(i1)

Διάγραμμα 4.2-24α: Χαρακτηριστική Δi=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων            
                                   i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων         
                                   Δi= i2- i1

Διάγραμμα 4.2-24b: Χαρακτηριστική Δi=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων            
                                   i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων         
                                   Δi= i2- i1

Διάγραμμα 4.2-24c: Χαρακτηριστική Δi=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων            
                                   i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων         
                                   Δi= i2- i1

Διάγραμμα 4.2-24α: Χαρακτηριστική Δi=f(i1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                   (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   i1: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά την έναρξη των 
                                        μερικών εκκενώσεων            
                                   i2: στιγμιαία τιμή ρεύματος στο Cm κατά το πέρας των μερικών         
                                        εκκενώσεων         
                                   Δi= i2- i1







4.2.25:  ΔWe=f(Δu) 


4.2-25a:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δu)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-25b:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δu)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων
Διάγραμμα 4.2-25c:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δu)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-25d:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δu)για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   u1: στιγμιαία τιμή της um κατά την έναρξη των μερικών 
                                         εκκενώσεων
                                   u2: στιγμιαία τιμή της um κατά το πέρας των μερικών 
                                         εκκενώσεων                                                                   
                                   Δu=u2-u1 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων






4.2.26:  ΔWe=f(t1)

Διάγραμμα 4.2-26a:Χαρακτηριστική ΔWe=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                              μερικών εκκενώσεων                            
                                    t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-26b:Χαρακτηριστική ΔWe=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=1mm) 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                              μερικών εκκενώσεων                            
                                    t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-26c:Χαρακτηριστική ΔWe=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                              μερικών εκκενώσεων                            
                                    t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων

Διάγραμμα 4.2-26d:Χαρακτηριστική ΔWe=f(t1) για το συνδυασμό στερεό  μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                   κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                   διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                   πλάκα.(d=2mm) 
                                   ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                              μερικών εκκενώσεων                            
                                    t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων

4.2.27:  ΔWe=f(Δt)

Διάγραμμα 4.2-27α:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δt) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm) 
                                  ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων                            
                                   t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                   t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                                  Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.2-27b:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δt) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm) 
                                  ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων                            
                                   t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                   t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                                  Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.2-27c:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δt) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=2mm) 
                                  ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων                            
                                   t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                   t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                                  Δt= t2 -t1

Διάγραμμα 4.2-27d:Χαρακτηριστική ΔWe=f(Δt) για το συνδυασμό στερεό μονωτικό
                                  (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την καταπόνηση του με    
                                  κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό θερμοκρασία 40°C και 
                                  διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα καμπυλότητας 0,9mm)-
                                  πλάκα.(d=1mm) 
                                  ΔWe: ενέργεια ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά το πέρας των 
                                             μερικών εκκενώσεων                            
                                  t1: χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
                                  t2: χρόνος περαίωσης των μερικών εκκενώσεων
                                  Δt= t2 -t1

4.2.28:  Ne=f(Uk,Ek)

Διάγραμμα 4.2-28a: Χαρακτηριστική Ne=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό 
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                   Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                   Uk: μέγιστη τιμή τα κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-28b: Χαρακτηριστική Ne=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό 
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                   Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                   Uk: μέγιστη τιμή τα κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-28c: Χαρακτηριστική Ne=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό 
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                   Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                   Uk: μέγιστη τιμή τα κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-28d: Χαρακτηριστική Ne=f(Uk,Ek)για το συνδυασμό στερεό 
                                   μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                   καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                   θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                   καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                   Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                   Uk: μέγιστη τιμή τα κρουστικής τάσης 
                                   Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

4.2.29:  Ne=f(uεν,Eεν)

Διάγραμμα 4.2-29a:Χαρακτηριστική Ne=f(Uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                        
                                             εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.2-29b:Χαρακτηριστική Ne=f(Uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                        
                                             εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.2-29c:Χαρακτηριστική Ne=f(Uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                        
                                             εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

Διάγραμμα 4.2-29d:Χαρακτηριστική Ne=f(Uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Ne: αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                        
                                             εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στη 
                                         uεν

4.2.30:  Na=f(Uk,Ek)

Διάγραμμα 4.2-30a:Χαρακτηριστική Na=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-30b:Χαρακτηριστική Na=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-30c:Χαρακτηριστική Na=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk

Διάγραμμα 4.2-30δ:Χαρακτηριστική Na=f(Uk,Ek) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικ (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  Uk: μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης 
                                  Ek: ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην Uk



4.2.31:  Na=f(uεν,Eεν)

Διάγραμμα 4.2-31a: Χαρακτηριστική Na=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                         
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.2-31b: Χαρακτηριστική Na=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=1mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                         
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.2-31c: Χαρακτηριστική Na=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση +250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                         
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν

Διάγραμμα 4.2-31d: Χαρακτηριστική Na=f(uεν,Eεν) για το συνδυασμό στερεό  
                                  μονωτικό (pertinax)- λάδι μετασχηματιστών κατά την 
                                  καταπόνηση του με κρουστική τάση -250/2500 μs, υπό 
                                  θερμοκρασία 40°C και διάταξη ηλεκτροδίων ακίδα(ακτίνα 
                                  καμπυλότητας 0,9mm)-πλάκα.(d=2mm)                                                      
                                  Na: μέγιστος αριθμός αλμάτων δυναμικού
                                  uεν: στιγμιαία τιμή της κρουστικής τάσης κατά την έναρξη των                         
                                         εκκενώσεων
                                  Εεν: στιγμιαία τιμή του ηλεκτρικού πεδίου που αντιστοιχεί στην 
                                          uεν

5) ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Σύμφωνα με τη μακροσκοπική θεωρία προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών υλικών, στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζονται δύο παράγοντες γήρανσης και διάσπασης. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι μερικές εκκενώσεις και οι δυνάμεις Coulomb. Έχει αγνοηθεί η επίδραση των απωλειών Joule επειδή κατά την εφαρμογή των κρουστικών τάσεων η διαδικασία γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα της τάξεως των microsecond, επομένως δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο αύξησης της θερμοκρασίας και κατ’ επέκταση της απώλειας θερμότητας. Ακόμη στην εργασία αυτή λήφθηκε υπόψη ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος του στερεού μονωτικού(δηλαδή του ελαίου) ήταν σταθερή στους 40°C. Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία του ιονισμού με κρούσεις, οι χαρακτηριστικές φορτίου που σχεδιάστηκαν προηγουμένως της μορφής Q=f(U,E) αλλά και οι  χαρακτηριστικές μεγεθών ανάλογων προς το φορτίο πρέπει να έχουν εκθετική μορφή δεδομένου ότι:

Όπου  Εο: η πεδιακή ένταση έναρξης των μερικών εκκενώσεων (Ε>0,2MV/cm)

Q0: το φορτίο κατά την έναρξη των μερικών εκκενώσεων

Ε: η εφαρμοζόμενη πεδιακή ένταση, λόγω της οποίας το φορτίο αποκτά την         
                  τιμή Q

Α: ένας συντελεστής του υλικού που εξαρτάται από το χρόνο

Ακόμη από την παρατήρηση των γραφικών παραστάσεων συμπεραίνεται ότι το πάχος του υλικού συμβάλει στη διηλεκτρική αντοχή αυτού καθώς για d=1mm τα φαινόμενα είναι πιο έντονα ενώ για d=2mm εκδηλώνονται ηπιότερα φαινόμενα και προκύπτουν πιο ομαλές χαρακτηριστικές. Αυξάνοντας το πάχος του υλικού δηλαδή αυξάνεται η απόσταση μόνωσης και επομένως η διηλεκτρική του αντοχή. Για αυτό το λόγο καθυστερούν να εμφανιστούν οι μερικές εκκενώσεις (t1,d=1mm<t1,d=2mm) για παρόμοια επίπεδα τάσης.
Τέλος σε μερικά τμήματα των γραφικών παραστάσεων παρατηρείται μείωση του ρυθμού αύξησης του φορτίου και των ανάλογων προς αυτό μεγεθών. Οι αποκλίσεις αυτές αποδίδονται στην κατανάλωση ενέργειας του πεδίου από τις δυνάμεις Coulomb, οι οποίες όπως αναφέρεται στη θεωρία προκαλούν μείωση του πάχους του δοκιμίου όπου μετά από αυτό προκαλείται και πάλι αύξηση του φορτίου. Οι αποκλίσεις αυτές λοιπόν οφείλονται στην ενίσχυση της επίδρασης των δυνάμεων Coulomb (σε σχέση με την επίδραση των μερικών εκκενώσεων) οι οποίες καταπονούν μηχανικά το δοκίμιο.
Οι γραφικές παραστάσεις των υπόλοιπων μεγεθών, συναρτήσει της έντασης του πεδίου που δεν είναι ανάλογα προς το φορτίο, δεν προσεγγίζονται εκθετικά. Για τις γραφικές αυτές παραστάσεις δεν υπάρχει σχετική έρευνα για τη μαθηματική τους προσέγγιση.


Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τις γραφικές παραστάσεις που σχεδιάστηκαν και τις μαθηματικές προσεγγίσεις που έγιναν:

| Α/Α ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | t2=f(t1) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.2 | t2=f(uεν,Eεν) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.3 | t2=f(Uk,Ek) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.4 | Δt=f(t1) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.5 | Δt=f(uεν,Eεν) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.6 | Δt=f(Uk,Ek) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.7 | u1=f(uεν,Eεν) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.8 | u1=f(Uk,Ek) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.9 | u2=f(u1) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.10 | u2=f(uεν,Eεν) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.11 | u2=f(Uk,Ek) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.12 | Δu=f(u1) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.13 | Δu=f(uεν ,Eεν) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.14 | Δu=f(Uk ,Ek) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.15 | q1=f(uεν ,Eεν) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.16 | q1=f(Uk ,Ek) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.17 | q2=f(q1) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.18 | q2=f(uεν ,Eεν) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.19 | q2=f(Uk ,Ek) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.20 | Δq=f(q1) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.21 | Δq=f(uεν ,Eεν) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.22 | Δq=f(Uk ,Ek) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.23 | i2=f(i1) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.24 | Δi=f(i1) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.25 | ΔWe=f(Δu) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.26 | ΔWe=f(t1) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.27 | ΔWe=f(Δt) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.28 | Ne=f(Uk,Ek) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.29 | Ne=f(uεν,Eεν) | ΕΚΘΕΤΙΚΗ |
| 4.1.30 | Na=f(Uk,Ek) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |
| 4.1.31 | Na=f(uεν,Eεν) | ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ |

Πίνακας 4.2.1: Συγκεντρωτικός πίνακας των γραφικών παραστάσεων που   
                                σχεδιάστηκαν και μαθηματική προσέγγιση των μεγεθών.



6)ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 	Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια στατιστική ανάλυση της έναρξης και περαίωσης των μερικών εκκενώσεων στο συνδυασμό στερεό μονωτικό(pertinax)-λάδι μετασχηματιστών. Από τους υπολογισμούς που έγιναν εξάγεται το συμπέρασμα ότι η γήρανση και η διάσπαση του συνδυασμού αυτού οφείλεται στον ιονισμό με κρούσεις. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία και άλλων μονωτικών υλικών, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι ιδιότητες αυτών αλλά και να γίνει σύγκριση μεταξύ των ιδιοτήτων των υλικών αυτών. Η εργασία αυτή εστιασμένη π.χ. πάνω στη διηλεκτρική συμπεριφορά μετασχηματιστών δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν συμπεράσματα για τη μόνωση αυτών.	






ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Π.Δ. Μπούρκας, Κ.Γ. Καραγιαννόπουλος : “Βιομηχανικές ηλεκτρικές διατάξεις και υλικά”, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2003

- Π.Δ. Μπούρκας : “Εφαρμογές κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων”, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1998

- Κ. Καγκαράκης : “Μαθήματα στα ηλεκτρομονωτικά υλικά”, Τόμος Ι, Αθήνα 1988