|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τομεασ ηλεκτρικων βιομηχανικων διαταξεων και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |

Δημιουργία τηγμάτων αλουμινίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ελευθεριάδου Σ. Παρθένα

Επιβλέπων :   Κωνσταντίνος Γ. Καραγιαννόπουλος

Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα, Φεβρουάριος 2010

| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τομεασ ηλεκτρικων βιομηχανικων διαταξεων και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δημιουργία τηγμάτων αλουμινίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελευθεριάδου Σ. Παρθένα Επιβλέπων : Κωνσταντίνος Γ. Καραγιαννόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την ………………………… 2010 .................................... ............................ ………. .......................................................... Περικλής Δ. Μπούρκας Παναγιώτης Τσαραμπάρης Κωνσταντίνος Γ. Καραγιαννόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 |  |
| --- | --- |

...................................

Ελευθεριάδου Σ. Παρθένα

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Ελευθεριάδου Σ. Παρθένα, 2010

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον επιβλέποντα της παρούσης διπλωματικής εργασίας  Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Καραγιαννόπουλο για την εμπιστοσύνη της ανάθεσής της, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, Καθηγητές κ. Περικλή Μπούρκα και κ. Παναγιώτη Τσαραμπάρη. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω  τον Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Κωνσταντίνο Χαλεβίδη για τη συνεργασία του και τη βοήθειά του κατά τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης στην οικογένεια μου που με θάρρος και υπομονή με στήριξαν σε αυτή μου την προσπάθεια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στη μελέτη της πιθανότητας δημιουργίας τηγμάτων αλουμινίου λόγω βραχυκυκλώματος στους εναέριους αγωγούς του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης, καθώς και της πιθανότητας πρόκλησης πυρκαγιάς από την πτώση τους στο έδαφος. Γίνεται αναφορά στους τύπους και στα χαρακτηριστικά των αγωγών και μελετάται η αντοχή του αλουμινίου στη διάβρωση. Αναλύονται θεωρητικά η τροχιά, η ταχύτητα και η θερμοκρασία των τηγμάτων κατά την πρόσκρουσή τους στο έδαφος και παρουσιάζεται μία εφαρμογή του θεωρητικού μοντέλου για υποθετικά τήγματα. Τέλος παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα που αφορούν την προσπάθεια εργαστηριακής δημιουργίας τηγμάτων και την εξέταση των αλλοιώσεων λόγω υπερθέρμανσης σε αγωγούς αλουμινίου και ACSR.

Λέξεις κλειδιά: εναέριο δίκτυο διανομής, χαμηλή τάση, τήγματα αλουμινίου, πυρκαγιά, διάβρωση,  αγωγοί ACSR, αγωγοί αλουμινίου

ABSTRACT

The subject of the present diploma thesis is the study of the possibility that molten aluminium particles are created on bare conductors of low-voltage networks in short-circuit faults and of the possibility of fire breakout due to their fall on the ground. A report on the types and characteristics of conductors is presented and the corrosion resistance of aluminium is examined. Also, the flight path, the velocity and the temperature when a molten particle reaches the ground are theoretically analyzed and followed by an application of the mathematical model on hypothetical molten particles. Lastly, the experimental results regarding the laboratory attempt to create aluminium molten particles and the weathering of the aluminium and ACSR conductors are presented.

Keywords: overhead distribution network, low-voltage, fire breakout, molten aluminium particles, corrosion, aluminium conductors, ACSR conductors

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………......11

1.1 Το εναέριο δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας……………………….13

1.2 Οι αγωγοί του δικτύου διανομής………………………………………………17

1.2.1 Μορφή αγωγών…………………………………………………………...21

1.2.2 Αγωγοί από χαλκό………………………………………………………..23

1.2.3 Αγωγοί από αλουμίνιο……………………………………………………23

1.2.4 Αγωγοί από αλουμίνιο-χάλυβα (ACSR)…………………………………24

1.3 Η Διάβρωση του αλουμινίου…………………………………………………..25

1.3.1 Συνηθέστεροι τύποι διάβρωσης του αλουμινίου…………………………25

1.3.1.1 Ομοιόμορφη προσβολή……………………………………………...25

1.3.1.2 Γαλβανική διάβρωση………………………………………………..26

1.3.1.3 Διάβρωση με ρωγμές………………………………………………..27

1.3.1.4 Διάβρωση με οπές…………………………………………………...28

1.3.1.5 Περικρυσταλλική διάβρωση………………………………………...28

1.3.1.6 Τριχοειδής διάβρωση………………………………………………..29

1.3.1.7 Διάβρωση αποφλοίωσης…………………………………………….29

1.3.1.8 Ηλεκτρική διάβρωση………………………………………………..29

1.4 Η πυρκαγιά στο περιβάλλον των γραμμών εναέριας διανομής……………….30

1.4.1 Τα χαρακτηριστικά της φωτιάς…………………………………………...30

1.4.2 Μετάδοση της θερμότητας στους αγωγούς εναέριας διανομής λόγω

πυρκαγιάς…………………………………………………………………32

1.4.2.1 Μετάδοση με αγωγή………………………………………………...32

1.4.2.2 Μετάδοση με ακτινοβολία…………………………………………..33

1.4.2.3 Μετάδοση με μεταφορά ή συναγωγή……………………………….34

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ………………………………………………………..35

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ…………………………………………39

3.1 Μελέτη δυνατότητας πρόκλησης πυρκαγιάς από τήγματα αλουμινίου κατά την

πτώση τους στο έδαφος………………………………………………………..41

3.2 Εφαρμογή του προτεινόμενου μαθηματικού μοντέλου………………………..51

3.3 Αποτελέσματα υπολογισμών…………………………………………………..53

3.4 Εργαστηριακό μέρος…………………………………………………………122

4. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ……………………………………...127

4.1 Σχόλια επί των αποτελεσμάτων της Παραγράφου 3.3……………………….129

4.2 Σχόλια επί των αποτελεσμάτων της Παραγράφου 3.4……………………….130

Βιβλιογραφία………………………………………………………………………...131

Κεφάλαιο

1

Εισαγωγή

1.1 Το εναέριο δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας

Τα εναέρια δίκτυα μέσης τάσης (ΜΤ) του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούνται από μεγάλο πλήθος στοιχείων και έχουν κατά κανόνα δενδροειδή μορφή. Στο σχήμα 1.1-1 δίνεται απλοποιημένα ένα παράδειγμα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με αυτό, από το μετασχηματιστή υψηλής τάσης (150 kV/20 kV, 25 MVA) του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) αναχωρούν μέσω αυτόματων διακοπτών ελαίου (ΑΔΕ –βλ. σχήμα 1.1-2) διάφορες γραμμές μέσης τάσης (20 kV), που η καθεμία αφορά τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μία ευρύτερη περιοχή. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται «γραμμές κορμού» και κατασκευάζονται με αγωγούς μεγάλης διατομής, συνήθως 95mm2 ισοδύναμου χαλκού, ενώ συμβολίζονται στα σχέδια με το γράμμα R και ένα αριθμό (π.χ. R 23). Καθεμία από τις παραπάνω γραμμές διακλαδίζεται σε ορισμένες γραμμές, που αφορούν την ηλεκτροδότηση (τμημάτων της ευρύτερης περιοχής) μέσω διακοπτών αυτόματης επαναφοράς (ΔΑΕ), οι οποίες ονομάζονται επίσης γραμμές κορμού.

Δεδομένου ότι τα δίκτυα διανομής λειτουργούν ακτινικά η προστασία τους είναι δυνατή με απλές διατάξεις διαβαθμισμένες κατάλληλα. Κατά μήκος του δικτύου διανομής μέσης τάσης εγκαθίστανται μέσα ζεύξεως όπως αποζεύκτες (Σχήμα 1.1-3) και διακόπτες φορτίου και μέσα προστασίας όπως διακόπτες ισχύος (ΑΔΕ), διακόπτες απομονώσεως (Sectionalizers) και ασφάλειες. Τα μέσα ζεύξεως χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση ή απομόνωση των τμημάτων του δικτύου (π.χ. σε περιπτώσεις πυρκαγιών, εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών). Τα μέσα προστασίας χρησιμοποιούνται για την αυτόματη απομόνωση τμημάτων του δικτύου σε περίπτωση σφάλματος. Λόγω του ότι τα εναέρια δίκτυα μέσης τάσης είναι εκτεθειμένα, η συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων είναι αυξημένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80% του συνόλου, τα σφάλματα είναι παροδικά.

Σχήμα 1.1-1:	Απλοποιημένο παράδειγμα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας

Σχήμα 1.1-2:	Αυτόματος διακόπτης ελαίου

Σχήμα 1.1-3:	Τριπολικός αποζεύκτης μέσης τάσης με γείωση

Όταν συμβεί ένα σφάλμα σε μία γραμμή κορμού (π.χ. βραχυκύκλωμα λόγω πτώσης ενός κλαδιού στη γραμμή), τότε ο διακόπτης προστασίας (ΑΔΕ ή ο ΔΑΕ) θα διακόψει αυτομάτως την ηλεκτροδότηση της συγκεκριμένης γραμμής και θα τεθεί αμέσως αυτομάτως στη θέση εντός για να ηλεκτροδοτηθεί η γραμμή και αν υπάρχει ακόμα το σφάλμα θα γίνει και πάλι αυτόματη διακοπή και ακολούθως αυτόματη εκ νέου ηλεκτροδότηση. Αν και κατά την δεύτερη αυτή αυτόματη προσπάθεια του διακόπτη συνεχίζει να υπάρχει το σφάλμα, θα γίνει και μία τρίτη αυτόματη "διακoπή - εκ νέου ηλεκτροδότησης" και μόνο αν εξακολουθεί να υπάρχει το σφάλμα θα συμβεί πλέον οριστική διακοπή ρεύματος της εν λόγω γραμμής κορμού. Είναι προφανές ότι η προαναφερθείσα σε "τρεις κύκλους λειτουργία" των ΑΔΕ και των ΔΑΕ αποσκοπεί, σε περιπτώσεις εμφάνισης παροδικών σφαλμάτων, τόσο στην προσπάθεια για απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση μίας μεγάλης περιοχής, όσο και στην αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων συνεργείων. Σημειώνεται ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε κάθε κύκλο λειτουργίας των ΑΔΕ και των ΔΑΕ συμβαίνει πάντοτε σε κλάσμα του δευτερολέπτου (σχεδόν ακαριαία διακοπή, π.χ.: 0,15 sec, 0,35 sec, κ.λ.π.), που στην πράξη σημαίνει πως δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος για την εκδήλωση αξιόλογων θερμικών φαινομένων (δεν προκαλείται υπερθέρμανση της γραμμής πάνω από τα ανεκτά όρια, πολύ δε περισσότερο δεν δημιουργούνται τήγματα μετάλλου από τους αγωγούς).

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1-1, οι γραμμές κορμού μέσω των ΔΑΕ διακλαδίζονται με την σειρά τους σε διάφορες γραμμές που καταλήγουν σε υποσταθμούς υποβιβασμού της μέσης τάσης σε χαμηλή τάση (20 kV/400V, 230 V). Οι υποσταθμοί αυτοί διακρίνονται σε υπαίθριους επί στύλων ισχύος μέχρι 400 kVA και σε εσωτερικού χώρου (συνήθως σε υπόγεια πολυκατοικιών) μεγαλύτερης ισχύος από 400 kVA. Στους υπαίθριους υποσταθμούς η γραμμή μέσης τάσης ηλεκτροδοτεί τον μετασχηματιστή μέσω μονοπολικών ασφαλειοαποζευκτών ή τριπολικών αποζευκτών (βλ. σχήμα 1.1-1), ενώ στους υποσταθμούς εσωτερικού χώρου η ηλεκτροδότηση του μετασχηματιστή γίνεται μέσω συγκροτήματος πινάκων. Σημειώνεται ότι για λόγους διασύνδεσης ή απομόνωσης γραμμών (σε περιπτώσεις π.χ. πυρκαγιών, εργασιών συντήρησης και εργασιών αποκατάστασης βλαβών) υπάρχουν στις γραμμές μέσης τάσης μονοπολικοί ασφαλειοαποζεύκτες και τριπολικοί αποζεύκτες μη εντασσόμενοι σε υπαίθριους υποσταθμούς.

Η παροχή χαμηλής τάσης (400 V, 230 V) σε πελάτες χαμηλής τάσης γίνεται μέσω γραμμών χαμηλής τάσης (από γυμνούς αγωγούς αλουμινίου ή συνεστραμμένα καλώδια) που ξεκινούν από τον πίνακα χαμηλής τάσης (ασφαλειοκιβώτιο) του υποσταθμού (σχήμα 1.1-1). Τα συνεστραμμένα καλώδια αποτελούν την σύγχρονη εξέλιξη των γραμμών διανομής χαμηλής.

Η παροχή μέσης τάσης σε καταναλωτές αφορά απορροφημένες εντάσεις ρεύματος άνω των 200Α ανά φάση, όπως συμβαίνει συνήθως σε βιομηχανίες, νοσοκομεία άνω των 100 κλινών, μεγάλα ξενοδοχεία, κτήρια ΑΕΙ, κλπ..

Τα σφάλματα του δικτύου διανομής οδηγούν στην μη κανονική λειτουργία του και οφείλονται κατά κύριο λόγο στην απώλεια μόνωσης, η οποία οδηγεί σε βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα, λόγω των υπερεντάσεων που δημιουργεί, καταπονεί δυναμικά και θερμικά τα στοιχεία του δικτύου και γενικότερα τις ηλεκτροτεχνικές κατασκευές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ακόμα και μόνιμες βλάβες του υλικού. Η δυσμενέστερη κατάσταση λειτουργίας θεωρείται ότι είναι το τριφασικό βραχυκύκλωμα λόγω των μεγάλων ρευμάτων βραχυκυκλώσεως που δημιουργούνται. Εκτός από το βραχυκύκλωμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η διηλεκτρική συμπεριφορά του εξοπλισμού μέσης και χαμηλής τάσης μίας εγκατάστασης διανομής, όπως: η αδυναμία εκδήλωσης σπινθηρισμών στους μονωτήρες μέσης τάσης, οι σωστές αποστάσεις μόνωσης κ.λ.π.

1.2 Οι αγωγοί του δικτύου διανομής

Τα κύρια υλικά των αγωγών των εναέριων γραμμών είναι ο χαλκός και το αλουμίνιο. Ο χαλκός έχει υψηλή αγωγιμότητα και όταν είναι σκληρής ολκήσεως, εμφανίζει μεγάλη μηχανική αντοχή. Βασικό τεχνικό μειονέκτημα του είναι το βάρος του. Το αλουμίνιο είναι κατώτερο του χαλκού σε αγωγιμότητα και αντοχή, αλλά είναι πολύ ελαφρότερο από τον χαλκό και συνδυαζόμενο με χάλυβα, για απόκτηση της απαιτούμενης μηχανικής αντοχής είναι δυνατόν να συναγωνισθεί αποτελεσματικά το χαλκό. Κατά τα τελευταία χρόνια λόγω μεγαλύτερου κόστους, αλλά και επειδή πολλές φορές δεν ήταν εύκολα διαθέσιμος ο χαλκός, η χρήση του αλουμινίου ως αγωγού έχει επεκταθεί πολύ σε βάρος του χαλκού. Στις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας ειδικότερα το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ήδη σε συντριπτική πλειοψηφία έναντι τού χαλκού. Στις γραμμές μεταφοράς του ελληνικού συστήματος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αγωγοί αλουμινίου. Οι αγωγοί των γραμμών, στα μεγέθη τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως στις γραμμές μεταφοράς, δεν είναι συμπαγείς, αλλά αποτελούνται από πλήθος συνεστραμμένων κλώνων, για λόγους ευκαμψίας. Στη συνήθη τυποποίηση ένας κεντρικός κλώνος περιβάλλεται από αριθμό διαδοχικών στρωμάτων, κάθε ένα από τα όποια αποτελείται από πολλούς όμοιους κλώνους, τα διαδοχικά δε στρώματα των κλώνων είναι εναλλάξ συνεστραμμένα κατ' αντίθετες φορές. Κατ' αυτό τον τρόπο στον πλήρη αγωγό οι κλώνοι συγκρατούνται στερεά μεταξύ τους, αλλά ο αγωγός έχει ακόμη  πολύ  μεγαλύτερη  ευκαμψία από αυτήν που θα είχε, εάν  ήταν συμπαγής   της  αυτής  διατομής.

Όπως αναφέρθηκε ήδη προηγουμένως το αλουμίνιο δεν χρησιμοποιείται μόνο του σαν αγωγός των εναέριων γραμμών μεταφοράς, λόγω μικρής μηχανικής αντοχής. Η τεχνική των συνεστραμμένων κλώνων διευκολύνει την ενσωμάτωση μέσα στον αγωγό αλουμινίου συρμάτων χάλυβα, τα οποία, προσδίδουν σ' αυτόν την απαιτούμενη μηχανική αντοχή. Προκύπτει κατ' αυτόν τον τρόπο ο χρησιμοποιούμενος ευρύτατα αγωγός αλουμινίου με χαλύβδινη ψυχή (ΑCSR), ο οποίος στο κέντρο έχει τους κλώνους από χάλυβα και επάνω από αυτούς τους κλώνους του αλουμινίου. Οι κλώνοι χάλυβα, εάν είναι περισσότεροι του ενός είναι διατεταγμένοι σε στρώματα τα οποία αποτελούν τον πυρήνα ή ψυχή τού αγωγού πάνω στην οποία είναι διατεταγμένα τα στρώματα των κλώνων αλουμινίου (σχήμα 1.2-1α).

Η επιλογή σε κάθε περίπτωση της κατάλληλης συνθέσεως του αγωγού βασίζεται στις μηχανικές και ηλεκτρικές απαιτήσεις της γραμμής. Πολύ διαδεδομένη είναι η αμερικανική τυποποίηση των αγωγών ΑCSR, η οποία προβλέπει εκτεταμένη περιοχή διατομών. Στις ελληνικές γραμμές μεταφοράς χρησιμοποιούνται οι εξής τρεις διατομές αγωγών ΑCSR: 336 ΜCM (170 mm2), 636 MCΜ (322 mm2) και 954 MCΜ (483 mm2). Η πρώτη χρησιμοποιείται στις γραμμές 66 KV και στις ελαφρές γραμμές  150  KV, η δεύτερη στις  βαριές  γραμμές  150  KV και η τρίτη στις γραμμές 400 ΚV. Οι τιμές των διατομών, οι οποίες χαρακτηρίζουν τους αγωγούς ΑCSR είναι οι τιμές των διατομών του αλουμίνιου των αγωγών. Οι αντίστοιχες διατομές του χάλυβα των αγωγών όπως και η ακριβής σύνθεση των αγωγών, καθώς  το πλήθος  η διάμετρος των κλώνων αλουμινίου και χάλυβα δίνονται σε σχετικούς πίνακες των αγωγών ΑCSR.

Σχήμα 1.2-1: Αγωγοί γραμμών μεταφοράς (α) τυπικός αγωγός αλουμινίου με ενίσχυση χάλυβα (ΑCSR)(β) κοίλος αγωγός χαλκού (γ) κοίλος αγωγός χαλκού με διαμήκη αγώγιμη δοκό

Κατά τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται και αγωγοί από κράματα αλουμίνιου με άλλα μέταλλα, όπως το μαγνήσιο και πυρίτιο. Οι αγωγοί αυτοί έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή, ώστε να ικανοποιούν τις μηχανικές απαιτήσεις των γραμμών χωρίς ενίσχυση από χάλυβα, ενώ διατηρούν αγωγιμότητα παραπλήσια εκείνης του αλουμίνιου. Πλεονέκτημα των αγωγών από κράματα αλουμίνιου είναι η ομοιογένεια του υλικού τους, λόγω της οποίας αποφεύγονται και ορισμένα προβλήματα ηλεκτρολυτικής διαβρώσεως, τα οποία εμφανίζει πολλές φορές η συνύπαρξη δύο διαφορετικών μετάλλων, όπως το αλουμίνιο και ο χάλυβας στους αγωγούς ΑCSR, όπως και η απλούστευση των συνδέσεων και τερματισμών. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού χρησιμοποιεί αγωγούς κραμάτων αλουμινίου στις

γραμμές μέσης τάσεως αυτής.

Λόγω των υψηλών τάσεων λειτουργίας των γραμμών μεταφοράς η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου πάνω στην επιφάνεια του αγωγού είναι ισχυρή και είναι σε θέση να προκαλέσει διάσπαση του αέρα γύρω από αυτόν. Ή διάσπαση αυτή, η οποία είναι γνωστή ως στεμματοειδής εκκένωση “Corona” συνοδεύεται από θόρυβο ο οποίος μοιάζει με τριγμό και ο οποίος είναι αισθητός πολλές φορές κοντά στις γραμμές μεταφοράς ή υποσταθμούς υψηλής τάσεως. Η εκκένωση Corona έχει ως αποτέλεσμα απώλεια ενέργειας και αποτελεί πηγή ταλαντώσεων υψηλής  συχνότητας, οι οποίες παρενοχλούν παρακείμενες εγκαταστάσεις ή συσκευές  τηλεπικοινωνιών και  ειδικότερα τις ραδιοφωνικές. Ως εκ τούτου πρέπει το φαινόμενο Corona να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μειώσεως της  εντάσεως του ηλεκτρικού πεδίου, προς μείωση του φαινόμενου Corona είναι η αύξηση της ακτίνας καμπυλότητας όλων των εκτεθειμένων αγώγιμων επιφανειών, δεδομένου ότι για ορισμένη τάση το πεδίο εξαρτάται σημαντικά από τη γεωμετρία των αγωγών.

Στην περίπτωση γραμμών μεταφοράς αυτό επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση  αγωγών με μεγαλύτερες διατομές και για κάθε επίπεδο τάσεως λειτουργίας βρίσκεται η κατά προσέγγιση ελάχιστη διατομή προς αποφυγή του φαινομένου Corona. Στις  μικρότερες τάσεις λειτουργίας τo απαιτούμενο από τη μηχανική αντοχή ή την ικανότητα φορτίσεως μέγεθος του αγωγού υπερβαίνει σχεδόν πάντοτε την ελάχιστη αυτή  διατομή. Για τις υψηλότερες όμως τάσεις, τις μεγαλύτερες περίπου από 110 ΚV, η ελάχιστη διατομή καθορίζεται συχνά από τους περιορισμούς του φαινομένου Corona σε τιμή μεγαλύτερη από εκείνη την οποία θα απαιτούσαν οι άλλες συνθήκες.

Οι αγωγοί ACSR, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη διάμετρο για δεδομένη αντοχή και αγωγιμότητα από τους αντίστοιχους αγωγούς χαλκού, πλεονεκτούν έναντι των τελευταίων από απόψεως εμφανίσεως του φαινομένου Corona. Προς αντιμετώπιση του φαινόμενου Corona στους αγωγούς χαλκού αναπτύχθηκαν οι καλούμενοι “κοίλοι αγωγοί” χαλκού οι όποιοι έχουν αυξημένη διάμετρο για ορισμένη αγωγιμότητα και αντοχή. Αυτοί αποτελούνται από κυκλικούς ή πεπλατυσμένους κλώνους διατεταγμένους στην περιφέρεια κύκλου του οποίου το εσωτερικό μένει κενό, προσδίδοντας στους αγωγούς σωληνωτή δομή.

Ορισμένοι κοίλοι αγωγοί φέρουν στο εσωτερικό τους διαμήκη συνεστραμμένη δοκό μορφής Ι (σχήμα 1.2-1β, 1.2-1γ). Οπωσδήποτε η αντιμετώπιση των  προβλημάτων του φαινομένου Corona στις εξαιρετικά υψηλές τάσεις μεταφοράς με αύξηση της διαμέτρου των αγωγών δεν είναι συμφέρουσα και για τον λόγo αυτόν εφαρμόζεται κατά κανόνα η πλεονεκτικότερη τεχνική των πολλαπλών αγωγών ανά φάση. Αυτή συνίσταται στον εξοπλισμό κάθε φάσεως της γραμμής με δύο, τρεις, τέσσερεις ή και περισσότερους αγωγούς με κατάλληλο διάστημα μεταξύ τους, το άθροισμα των διατομών των οποίων αποτελεί την ολική διατομή του πολλαπλού αγωγού. Η χρησιμοποίηση πολλών αγωγών ανά φάση έχει ως αποτέλεσμα μία σοβαρή μείωση της επιφανειακής εντάσεως του ηλεκτρικού πεδίου καθενός από τους αγωγούς αυτούς και αντίστοιχη μείωση του φαινομένου Corona και των συνεπειών του. Η μείωση της εντάσεως του ηλεκτρικού πεδίου οφείλεται γενικώς στην αύξηση της φαινόμενης διαμέτρου των αγωγών. Στις γραμμές 150 ΚV του ελληνικού συστήματος μεταφοράς χρησιμοποιούνται απλοί αγωγοί, ενώ στις γραμμές 400 ΚV δύο αγωγοί ανά φάση, ο καθένας διατομής 954 ΜCΜ= 483 mm2 (διατομή πολλαπλού αγωγού φάσεως 2x954 ΜCΜ= 2×483 mm2).

Οι αγωγοί γης οι οποίοι δεν διαρρέονται από ρεύμα, υπό κανονικές συνθήκες είναι συνήθως χαλύβδινοι και αποτελούνται από συνεστραμμένους κλώνους. Οι αγωγοί γης διαρρέονται από ρεύματα βιομηχανικής συχνότητας κατά τη διάρκεια μονοφασικών ή διφασικών προς γη βραχυκυκλωμάτων και από κρουστικά ρεύματα, όταν πληγούν από κεραυνό. 'Εν τούτοις η διάρκεια των ρευμάτων αυτών είναι τόσο μικρή ώστε η ικανότητα φορτίσεως των χαλύβδινων αγωγών να επαρκεί για τα ρεύματα αυτά. Εάν όμως για οποιοδήποτε λόγω απαιτούνται αυξημένες αγωγιμότητες αγωγών γης, τότε είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αγωγοί αλουμινίου με ενίσχυση χάλυβος.

Στις ελληνικές γραμμές μεταφοράς χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι αγωγοί γης διαμέτρου 9,4 mm στις γραμμές 150KV, και 12,6 mm στις γραμμές  400KV.

Σημείωση: Η μονάδα μετρήσεως διατομής CΜ (Circular Μil) ισούται προς 1/1.273.000 της τετρ. ίντσας, δηλαδή προς 5,067x10-6 cm2. Συνήθως  χρησιμοποιείται το πολλαπλάσιο  αυτού,  ΜCΜ=1000 CΜ.

Συνήθως, στον χαρακτηρισμό των αγωγών ACSR ή αλουμινίου, δίνεται και η ισοδύναμη διατομή χαλκού. Αυτή είναι η διατομή που θα είχε ένας αγωγός ίσης αντίστασης, αν κατασκευαζόταν από χαλκό. Οι ωμικές αντιστάσεις των πολύκλωνων αγωγών προκύπτουν από την ονομαστική διατομή τους. Η αγωγιμότητα που πρέπει να ληφθεί στους υπολογισμούς είναι διαφορετική απ’ ότι η αγωγιμότητα του καθαρού υλικού. Η μηχανική επεξεργασία και η συστροφή των αγωγών αυξάνουν την αντίσταση του αγωγού.

1.2.1 Μορφή αγωγών

Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται όπως αναφέραμε και προηγουμένως είναι χωρίς μόνωση και κατασκευάζονται από χαλκό, αλουμίνιο ή αλουμίνιο-χάλυβα (ΑCSR). Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αγωγοί από άλλα υλικά και κράματα π.χ. από γαλβανισμένο χάλυβα, φωσφορούχο ορείχαλκο κλπ.

Οι αγωγοί κατασκευάζονται μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι. Στα εναέρια δίκτυα σπάνια χρησιμοποιούνται μονόκλωνοι αγωγοί, γιατί έχουν πολύ μικρότερη μηχανική αντοχή από τους πολύκλωνους. Επίσης οι μονόκλωνοι είναι δύσκαμπτοι. Η διατομή των μονόκλωνων αγωγών είναι μέχρι 16mm2 .

Οι πολύκλωνοι αγωγοί έχουν τη μορφή του παρακάτω σχήματος

Σχήμα 1.2.1-1 : Γυμνοί πολύκλωνοι αγωγοί αποτελούμενοι από 7,19 και 37     κλώνους

Οι αγωγοί χαλκού και αλουμινίου, αποτελούνται από κλώνους της ίδιας διατομής. Γύρω από ένα κεντρικό αγωγό περιελίσσονται οι υπόλοιποι σε στρώσεις και οι αγωγοί παίρνουν τη μορφή των συρματόσχοινων. Οι αριθμοί των κλώνων είναι 7,19,37,61  κλπ.

Αν κ είναι ο αριθμός των κλώνων και η είναι ο αριθμός των στρώσεων γύρω από τον κεντρικό αγωγό τότε:

κ = 1+3η(η+1)                                                                                                    (1.2.1-1)

Π.χ. αν η=2 τότε: κ = 1+3×2(2 + 1)= 1 + 18 =19 δηλαδή ο αγωγός αποτελείται από 19 κλώνους.

# Αν κάθε κλώνος έχει διάμετρο d τότε ο αγωγός έχει διάμετρο D:

D = 4(2η+1)                                                                                                        (1.2.1-2)

Π.χ. αν η=2 (αγωγούς με 19 κλώνους) τότε έχουμε:

# D = d(2×2 + 1) = 5d

Δηλαδή αν d=2mm τότε D = 5×2 = 10mm

Η διατομή του αγωγού δεν μπορεί να βρεθεί με τον τύπο:

(1.2.1-3)

γιατί μεταξύ των αγωγών υπάρχουν διάκενα. Πρώτα υπολογίζουμε τη διατομή κάθε σύρματος (κλώνου):

(1.2.1-4)

# Και για το παράδειγμα μας έχουμε :

Κατόπιν βρίσκουμε την συνολική διατομή:

Οι αγωγοί αλουμινίου-χάλυβα ΑCSR έχουν τη μορφή που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 1.2.1-2: Μορφή αγωγών Αλουμινίου-Χάλυβα (ACSR)

Οι παραπάνω τύποι δεν μπορούν να εφαρμοστούν στους αγωγούς αυτούς γιατί η διάμετρος των χαλύβδινων συρμάτων είναι διαφορετική από την διατομή των συρμάτων αλουμινίου.

Σε γραμμές μεταφοράς πολύ υψηλής τάσης χρησιμοποιούνται αγωγοί με ειδική διατομή.

Σχήμα 1.2.1-3: Αγωγοί ειδικών διατομών για γραμμές μεταφοράς πολύ υψηλής      τάσης

1.2.2 Αγωγοί από χαλκό

Ο χαλκός έχει μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα και καλή μηχανική αντοχή. Η αγωγιμότητα του μειώνεται όταν έχει ξένες προσμίξεις. Επίσης μειώνεται λίγο η αγωγιμότητα του όταν κατεργαστεί εν ψυχρώ. Αυτό όμως του δίνει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του είναι ότι δεν διαβρώνεται εύκολα και γι' αυτό χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε δίκτυα που είναι κοντά στη θάλασσα.

Σήμερα, επειδή το αλουμίνιο έχει μικρότερο κόστος αντικαθιστά το χαλκό στους αγωγούς των εναέριων δικτύων.

# 1.2.3 Αγωγοί από αλουμίνιο

Το αλουμίνιο έχει εν συγκρίσει  με τον χαλκό τα πλεονεκτήματα:

- Είναι τρεις φορές ελαφρύτερο και

- Είναι πιο φθηνό.

Τα μειονεκτήματα είναι.:

- Έχει το 1/2 της μηχανικής αντοχής του χαλκού.

- Έχει το 60% περίπου της αγωγιμότητας του χαλκού.

Έτσι ένας αγώνος αλουμινίου με  ισοδύναμη διατομή με αγωγό από χαλκό έχει το 1/2 του βάρους του και διάμετρο μεγαλύτερη  1,6 φορές    (60% μεγαλύτερη).

Τα παραπάνω μας δείχνουν ότι ο αγωγός από αλουμίνιο δέχεται μεγαλύτερες επιφορτίσεις από τον άνεμο και τον πάγο λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας του, αλλά συγχρόνως περιορίζονται σ' αυτόν οι απώλειες από το φαινόμενο Corona .

Το αλουμίνιο με κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες οξειδώνεται (σκουριάζει) επιφανειακά. Το στρώμα της οξείδωσης είναι πολύ λεπτό και προστατεύει τον αγωγό από την παραπέρα οξείδωση. Κοντά στη θάλασσα όμως (σε απόσταση μέχρι 1 Κm περίπου) διαβρώνεται από το αλάτι που περιέχεται στον αέρα, σε βάθος μέχρι 3mm.

Οι αγωγοί αλουμινίου χρησιμοποιούνται  κυρίως στις γραμμές χαμηλής τάσης και μακριά από τη θάλασσα.

Στις γραμμές μέσης, υψηλής και υπερύψηλης τάσης δεν χρησιμοποιούνται γιατί έχουν μικρή μηχανική αντοχή. (Οι πυλώνες απέχουν πολύ μεταξύ τους και οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στους αγωγούς είναι πολύ μεγάλες).

# 1.2.4 Αγωγοί από αλουμίνιο-χάλυβα (ΑCSR)

Το μειονέκτημα των αγωγών αλουμινίου αντιμετωπίζεται με επιτυχία με τους αγωγούς ΑCSR. Αυτοί έχουν ψυχή από κλώνους με γαλβανισμένο χάλυβα (σχήμα 1.2.1-2).

Ο χάλυβας αναλαμβάνει τη μηχανική αντοχή και το αλουμίνιο το μεγαλύτερο μέρος της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος .

Οι αγωγοί ΑCSR έχουν περίπου 50% μεγαλύτερη αντοχή από τους αγωγούς χαλκού και είναι 20% ελαφρύτεροι για ισοδύναμη διατομή με το χαλκό. Χρησιμοποιούνται στις γραμμές μέσης και υψηλής τάσης γιατί μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο άνοιγμα των πυλώνων (απόσταση μεταξύ των πυλώνων). Επίσης είναι, πιο φθηνοί και παρουσιάζουν μικρότερες απώλειες λόγω του φαινόμενου Corona.

1.3 Η Διάβρωση του αλουμινίου

Το αλουμίνιο των εναέριων αγωγών διανομής δεν σκουριάζει, αλλά έχοντας μεγάλη χημική συνάφεια προς το οξυγόνο, ενώνεται άμεσα με αυτό -στο ελεύθερο περιβάλλον- παράγοντας στρώμα τριοξειδίου του αλουμινίου Al2O3 (αλουμίνα)  στην ελεύθερη επιφάνεια του μετάλλου. Το στρώμα αυτό, ελαχίστου πάχους (περίπου 1-2/10000 mm) είναι μονωτικό και φυσικοχημικά ανθεκτικό σε ένα ευρύ φάσμα δραστικότητας περιβάλλοντος. Η αντοχή του επιφανειακού στρώματος οξειδίου , είναι πολύ καλή για περιβάλλοντα με pH μεταξύ 4 και 8, δηλαδή στο μέσο όξινο περιβάλλον, όπου και η ανθεκτικότητα στη διάβρωση του μετάλλου είναι πολύ καλή. Είναι γνωστό ότι οι καθαλατώσεις προκαλούν αλλοιώσεις στους εξ αλουμινίου κλώνους γιατί σχηματίζονται χλορίδια του αλουμινίου τα οποία εξατμίζονται ενώ το οξείδιο του αλουμινίου δεν καταστρέφεται αλλά παραμερίζεται στις θέσεις εξάτμισης.

Η υγρασία θεωρείται εξαιρετικά υποβοηθητική για τη λειτουργία της χημικής αντίδρασης της διάβρωσης, όπως επίσης η μη καθαρότητα του μετάλλου, δηλαδή η ύπαρξη ξένων επικαθήσεων στην επιφάνειά του καθώς και η μηχανική φθορά της επιφάνειας (ρωγμές κλπ)

1.3.1 Συνηθέστεροι Τύποι Διάβρωσης του αλουμινίου

1.3.1.1 Ομοιόμορφη προσβολή

Συνήθης μορφή διάβρωσης, όπου όλη η επιφάνεια του μετάλλου προσβάλλεται στον ίδιο βαθμό, π.χ. από χλωριόντα. Η ομοιόμορφη προσβολή, είναι δυνατόν να αποφευχθεί με διάφορες μεθόδους, από τις οποίες οι πιο σημαντικές είναι:

· Ανοδίωση
· Χρωμάτωση
· Καθοδική προστασία

1.3.1.2 Γαλβανική διάβρωση

Μεταξύ δύο σε επαφή ανόμοιων μετάλλων που βρίσκονται σε διαβρωτικό ή γενικά αγώγιμο περιβάλλον υφίσταται διαφορά δυναμικού που προκαλεί ροή ηλεκτρονίων στο σύστημα τους. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση της ταχύτητας διάβρωσης του λιγότερο ανθεκτικού στη διάβρωση μετάλλου (άνοδος) και την ελάττωση της ταχύτητας διάβρωσης του περισσότερο ανθεκτικού (κάθοδος). Είναι από τις πιο δραστικές μορφές διάβρωσης, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του αλουμινίου με πιο υψηλά στη σειρά ηλεκτροθετικότητας μέταλλα γιατί υπό την επίδραση της υγρασίας το αλουμίνιο δρα ως άνοδος και διαβρώνεται. Μπορεί ωστόσο να έρθει σε επαφή με ψευδάργυρο, κάδμιο, χρώμιο, και μαγνήσιο χωρίς τον κίνδυνο γαλβανικής διάβρωσης.

Η γαλβανική διάβρωση αντιμετωπίζεται με τις παρακάτω ενέργειες:

- επιλογή συνδυασμών υλικών με μικρή διαφορά δυναμικού.

- μόνωση ανόμοιων μετάλλων.

- χρήση αντιδιαβρωτικού χρώματος

- σχεδιασμός για εύκολη αντικατάσταση ανοδικών τμημάτων ή αύξηση του πάχους τους

- εγκατάσταση   τρίτου   μετάλλου   ανοδικότερο   από   τα   δύο   μέταλλα   που βρίσκονται σε επαφή και ευκολότερα αντικαταστάσιμο, κ.ά.

- χρήση αναστολέων

Ακολουθεί πίνακας με τη σειρά ηλεκτροθετικότητας, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η επαφή 2 μετάλλων με σημαντική διαφορά .

| Μέταλλο ή Κράμα | mV |
| --- | --- |
| Χρυσός | (+) 1000 |
| Ανοξείδωτο Ατσάλι 18/8 | (+) 850 |
| Υδράργυρος | (+) 750 |
| Ασήμι | (+) 700 to (+) 800 |
| Χαλκός | (+) 550 |
| Μπρούντζος | (+) 500 |
| Νικέλιο (7075 Τ6) | (+) 480 |
| Κασσίτερος | (+) 300 |
| Μόλυβδος | (+) 150 to (+) 180 |
| Al-Cu-Mg (2024 T6) | (+) 100 |
| Σίδηρος | (+) 100 |
| Χυτό AlSi 12 | (+) 30 to (+) 60 |
| Kάδμιο | 0 to (+) 20 |
| Al-Mn (3003) | (+) 10 to (+) 20 |
| Al-Mg-Si 1 (6082) | 0 to (+) 10 |
| Αλουμίνιο 99,5% | 0 |
| Al-Mg-Mn (3004) | (-) 10 to 0 |
| Al-Zn-Mg-Cu | (-) 20 to (-) 10 |
| Al-Mg (5754) | (-) 30 to (-) 20 |
| Al-Zn (7072) | -150 |
| Ψευδάργυρος | -300 |
| Μαγνήσιο | -850 |

Πίνακας 1.3.1.2-1: Σειρά Ηλεκτροθετικότητας Μετάλλων και Κραμάτων σε σχέση με καθαρό αλουμίνιο (ονομαστικές τιμές σε mV συγκρινόμενες με εκείνες που αντιστοιχούν σε αλουμίνιο με 99,5 % καθαρότητα εμβαπτισμένο σε διάλυμα NaCl)

1.3.1.3 Διάβρωση με ρωγμές

Η διάβρωση µε ρωγµές µπορεί να εµφανιστεί σε στενές ρωγµές µεταξύ διαφορετικών µετάλλων (και µερικές φορές µεταξύ φύλλων του ίδιου µετάλλου) όπου υπάρχει συνήθως µια διαβάθµιση ποσότητας οξυγόνου µεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής περιοχής της ρωγµής. Η συγκέντρωση οξυγόνου είναι η υψηλότερη έξω από την ρωγµή, όπου το οξυγόνο ανανεώνεται και χαµηλότερη στο εσωτερικό, όπου το οξυγόνο έχει καταναλωθεί από τις αντιδράσεις διάβρωσης. Λόγω αυτής της διαβάθµισης οξυγόνου, εµφανίζεται πόλωση, προκαλώντας τη δημιουργία γαλβανικών στοιχείων. Οι περιοχές με την μεγαλύτερη συγκέντρωση οξυγόνου λειτουργούν καθοδικά, ενώ οι περιοχές με τη μικρότερη συγκέντρωση λειτουργούν ανοδικά. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έχουν οι ξένες επικαθήσεις επί της επιφάνειας του μετάλλου και η υγρασία του περιβάλλοντος.

1.3.1.4 Διάβρωση με οπές

Πρόκειται για την συνηθέστερη μορφή διάβρωσης του αλουμινίου. Εμφανίζεται σαν νέφος πολλών μικρών σκουρόχρωμων στιγμάτων στην επιφάνεια. Τα στίγματα αυτά έχουν μικρές εσοχές, γεμάτες με οξείδια. Τα τοιχώματα των εσοχών - σε μεγέθυνση μικροσκοπίου - φαίνονται να έχουν ανώμαλη επιφάνεια. Η υγρασία ή η συνεχής επαφή με επιθετικό υγρό περιβάλλον (NaCl) καθώς και κάποιοι μικροτραυματισμοί της επιφάνειας, καταλήγουν στη διάβρωση με οπές. Αυτή μερικές φορές οδηγεί σε μορφές διάβρωσης ρωγμών. Υπενθυμίζεται ότι η ελεύθερη επιφάνεια του αλουμινίου προστατεύεται γενικά σε ικανοποιητικό βαθμό από την ανάπτυξη του λεπτού στρώματος οξειδίου του αλουμινίου. Ωστόσο σε έντονα αλκαλικές ή οξειδωτικές συνθήκες το οξείδιο είναι ασταθές. Εάν για κάποιους λόγους, σε κάποια σημεία της επιφάνειας, ο βαθμός προστασίας είναι μικρότερος από την υπόλοιπη επιφάνεια, τότε επιθετικά ιόντα - π.χ. χλωριόντα - προσβάλλουν αυτά τα σημεία δημιουργώντας τις μικρές εσοχές. Όσο πιο καθαρό είναι το αλουμίνιο τόσο μεγαλύτερη ανθεκτικότητα έχει στη διάβρωση οπών. Η παρουσία άλλων κραµατικών στοιχείων εκτός από Mn, Mg και Zn, αυξάνει την επιδεκτικότητα στη διάβρωση.

1.3.1.5 Περικρυσταλλική διάβρωση

Συμβαίνει στα όρια των κόκκων του μετάλλου και οφείλεται στην ηλεκτροχημική προσβολή σωματιδίων κατακρημνίσεων στα όρια των κόκκων. Τα σωματίδια αυτά (χημικές ενώσεις αλουμινίου με μέταλλα) μπορεί να συμπεριφέρονται είτε ανοδικά ως προς τους τριγύρω κόκκους μετάλλου, είτε καθοδικά. Στην περίπτωση της ανοδικής συμπεριφοράς, ακολουθεί γρήγορη προσβολή της ανοδικής κατακρήμνισης, ενώ με καθοδική συμπεριφορά  ως προς τον περιβάλλοντα χώρο έχουμε διάβρωση στους γειτονικούς κόκκους. Το πόσο ευαίσθητο είναι ένα κράμα αλουμινίου σε περικρυσταλλική διάβρωση, εξαρτάται από την ποιότητα της κρυσταλλικής δομής του, που με τη σειρά της διαμορφώνεται από τη μεταλλουργική και θερμική ιστορία του μετάλλου. Κατάλληλες διεργασίες προστατεύουν το μέταλλο από αυτού του είδους τη διάβρωση, που πλήττει συνήθως κράματα Al - Mg – Cu

1.3.1.6 Τριχοειδής διάβρωση

Έχει τριχοειδή μορφή και εμφανίζεται είτε κάτω από το πολύ λεπτό στρώμα οξειδίου παθητικής επιφανειακής αυτοπροστασίας, είτε κάτω από στρώμα επιφανειακής βαφής. Κυριότερα αίτια είναι η επιθετικότητα του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ελλιπή προστασία (π.χ. χρωμάτωσης -προεπεξεργασίας). Η ζημία είναι κυρίως αισθητική (π.χ. στην περίπτωση μεγάλων επιφανειών εξωτερικών επικαλύψεων).

1.3.1.7 Διάβρωση Αποφλοίωσης

Συμβαίνει συνήθως στα θερμοσκληρυνόμενα κράματα Al - Mg - Cu και Al- Zn- Mg-Cu. Αναπτύσσεται κατά μήκος των ορίων των κόκκων (μπορεί να θεωρηθεί είδος περικρυσταλλικής διάβρωσης) σε κάποιο μικρό βάθος κάτω από την επιφάνεια του μετάλλου, προκαλώντας αποκόλληση - απολέπιση φλοιών μετάλλου. Συνδέεται άμεσα με την "κατευθυντικότητα" της κοκκομετρίας του κράματος. Όταν εφαρμόζονται διεργασίες παραγωγής που οδηγούν σε ισοτροπικό μέταλλο, τότε ο κίνδυνος ανάπτυξης διάβρωσης αποφλοίωσης απομακρύνεται σημαντικά.

1.3.1.8 Ηλεκτρική διάβρωση

Υπάρχει γενικά πρόβλημα διάβρωσης του αλουμινίου υπό την επίδραση της ηλεκτρικής τάσης που ονομάζεται ηλεκτρική διάβρωση και η οποία γίνεται μεγαλύτερη με την αύξηση της θερμοκρασίας γιατί ευνοούνται γενικά οι κινήσεις των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων. Μία φυσική ερμηνεία της ηλεκτρικής διάβρωσης μπορεί να αποδοθεί στις ξένες επικαθήσεις επί των αγωγών, οι οποίες προκαλούν κατανομή του πεδίου στην επιφάνεια , με επακόλουθο την ενεργοποίηση γνωστών μηχανισμών παραγωγής ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων, όπως η δημιουργία ελεύθερων ηλεκτρονίων λόγω εκδήλωσης των φαινομένων Zenner και Tunnel σε επιφανειακές δομές <<μέταλλο-μονωτής-μέταλλο>> και <<μέταλλο-οξείδιο-μέταλλο>> που συνήθως σχηματίζουν οι ξένες επικαθήσεις (κυρίως οξείδια και σκόνη).

Το όριο κόπωσης του μετάλλου είναι δυνατόν να παρουσιάσει σημαντική πτώση με φαινόμενα διαβρώσεως, γεγονός που πρέπει να προϋπολογίζεται για την περίπτωση κυκλικών (επαναλαμβανόμενων) φορτίσεων σε έντονα διαβρωτικά περιβάλλοντα.

1.4 Η πυρκαγιά στο περιβάλλον των εναέριων γραμμών

διανομής

1.4.1 Τα χαρακτηριστικά της φωτιάς

Φωτιά ονομάζουμε την ταχεία οξείδωση μιας καύσιμης ύλης που απελευθερώνει θερμότητα, φως (φλόγα) και άλλα προϊόντα αντίδρασης, όπως διοξείδιο του άνθρακα και νερό.  Μια φωτιά ξεκινάει όταν ένα εύφλεκτο ή καύσιμο υλικό, με την παρουσία οξυγόνου ή κάποιου άλλου οξειδωτικού παράγοντα, βρεθεί σε κατάλληλη θερμοκρασία. Αυτή η κατάλληλη θερμοκρασία ονομάζεται θερμοκρασία ανάφλεξης ή σημείο ανάφλεξης και είναι διαφορετική για κάθε υλικό. Συνήθεις πηγές θερμότητας μπορεί να είναι μια σπίθα, κάποια άλλη φωτιά (για παράδειγμα μια έκρηξη, ένα αναμμένο σπίρτο ή τσιγάρο) και πηγές έντονης θερμικής ακτινοβολίας (όπως ο ήλιος και οι λαμπτήρες πυρακτώσεως). Η αυτανάφλεξη είναι μια ειδική περίπτωση αιφνίδιας ανάφλεξης καύσιμου υλικού, χωρίς να υπάρχει κάποια εξωτερική πηγή θερμότητας. Στην περίπτωση αυτήν η θερμοκρασία του υλικού φτάνει σε μια ειδική τιμή που λέγεται θερμοκρασία αυτανάφλεξης, πάνω από την οποία το μίγμα αναφλέγεται αυτόματα. Αναλόγως τη σύσταση του φλεγόμενου υλικού το χρώμα της φλόγας και η ένταση της φωτιάς ποικίλουν. Η παρουσία της φλόγας ωστόσο δεν είναι απαραίτητη. Πολλές φορές υπό περιορισμένη ποσότητα οξυγόνου μπορεί να υπάρξει καύση χωρίς ύπαρξη φλόγας που ονομάζεται αργή καύση και εμφανίζεται όταν μία στερεά επιφάνεια υφίσταται ταυτόχρονα πυράκτωση και αποτέφρωση. Περιπτώσεις αργής καύσης είναι η καύση στο τσιγάρο ή η καύση των κάρβουνων. Αλλάζοντας τις συνθήκες καύσης αυξάνοντας τη ροή αέρα (άρα και του οξυγόνου στην καιγόμενη επιφάνεια), μπορεί η αργή καύση να μετατραπεί σε φλεγόμενη καύση με ύπαρξη φλόγας. Η καταστροφική, μεγάλης έντασης φωτιά που έχει τάσεις εξάπλωσης ονομάζεται πυρκαγιά.

Για να διατηρηθεί η φωτιά πρέπει να συνυπάρχουν τέσσερις παράγοντες: η καύσιμη ύλη, η ικανή να διατηρήσει τη θερμοκρασία ανάφλεξης θερμότητα, ένα οξειδωτικό μέσο και η διαδικασία αυτοσυντήρησης της φωτιάς. Αυτό ονομάζεται συχνά «τετράεδρο της φωτιάς» Η φωτιά διατηρεί τη θερμότητά της απελευθερώνοντας θερμική ενέργεια κατά την διαδικασία της καύσης και μπορεί να εξαπλωθεί δεδομένου ότι τροφοδοτείται συνεχώς με καύσιμο και οξειδωτικό μέσο. Μπορεί να σβήσει όταν εκλείψει ένα οποιοδήποτε στοιχείο του τετραέδρου. Για παράδειγμα, η πυρόσβεση με νερό λειτουργεί ελαττώνοντας τη θερμότητα γρηγορότερα απ’ ότι η καύση την παράγει. Αντίστοιχα η πυρόσβεση με διοξείδιο του άνθρακα έχει σκοπό να στερήσει από τη φωτιά το οξυγόνο.

Στο περιβάλλον της πυρκαγιάς ο καπνός και τα τοξικά αέρια είναι το ίδιο επικίνδυνα με τις φλόγες. Η μείωση του οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, ασφυξία και τελικά το θάνατο, ενώ θανατηφόρα μπορεί να είναι και η εισπνοή των τοξικών αερίων που παράγονται με την καύση ή την πυρόλυση υλικών. Τέτοια είναι τα διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, κυανιούχα, υδρόθειο, ακρυλονιτρίλιο, νιτρώδεις ατμοί κα.

Η φλόγα της φωτιάς είναι μια μίξη του οξυγόνου του ατμοσφαιρικού αέρα και των ζεστών ατμών του καυσίμου που αντιδρούν μεταξύ τους και εκπέμπουν ορατή και υπέρυθρη ακτινοβολία. Το φάσμα συχνοτήτων της εξαρτάται από τη χημική σύσταση του καυσίμου και τα ενδιάμεσα προϊόντα της αντίδρασης. Κατά την καύση οργανικής ύλης, όπως το ξύλο, η φλόγα έχει κίτρινο χρώμα που οφείλεται στα σωματίδια του άνθρακα. Επίσης η φλόγα που παρέχεται από τη καύση υδρογόνου ή μονοξειδίου του άνθρακα είναι ομοιόμορφη και ελάχιστα φωτιστική. Το κυρίαρχο χρώμα σε μια φλόγα αλλάζει με τη θερμοκρασία. Για παράδειγμα, σε μια πυρκαγιά σε δάσος παρατηρούμε ότι κοντά στο έδαφος, όπου γίνονται οι περισσότερες καύσεις, η φωτιά είναι άσπρη (το θερμότερο χρώμα για την περίπτωση οργανικών υλικών) ή κίτρινη. Καθώς απομακρυνόμαστε από το έδαφος η θερμοκρασία μειώνεται και το χρώμα της φωτιάς από κίτρινο γίνεται πορτοκαλί και τελικά κόκκινο. Στο ύψος που δεν συντελούνται καύσεις, πάνω από τις κόκκινες φλόγες, τα σωματίδια του άνθρακα είναι ορατά ως μαύρος καπνός. Σε περιπτώσεις πυρκαγιών υπαίθρου η θερμοκρασία της φλόγας είναι γενικά από 870°C έως 1020°C.

1.4.2 Μετάδοση της θερμότητας στους αγωγούς εναέριας

διανομής λόγω πυρκαγιάς

Η μετάδοση θερμότητας στους αγωγούς από φλεγόμενα δέντρα και θάμνους μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

Μετάδοση της θερμότητας δι’ αγωγής

Μετάδοση της θερμότητας δι’ ακτινοβολίας και

Μετάδοση της θερμότητας μέσω του αέρα

1.4.2.1 Μετάδοση με αγωγή

Η μετάδοση θερμότητας με αγωγή μπορεί να γίνει σε στερεά, σε υγρά και σε                                          αέρια. Στα υγρά και στα αέρια, η μετάδοση θερμότητας με αγωγή οφείλεται στις συγκρούσεις και στη διάδοση των μορίων λόγω της τυχαίας κίνησής τους. Στα στερεά αποδίδεται στις ταλαντώσεις των μορίων μέσα στο πλέγμα τους και στην ενέργεια που μεταφέρεται από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού του ύψους της φλόγας Η

♠ Η μέθοδος κατά Heskestad όπου το ύψος της φλόγας υπολογίζεται από τη σχέση

όπου Q ο ρυθμός έκλυσης ενέργειας και D η διάμετρος της φωτιάς

♠ Η μέθοδος κατά Zukofski

όπου θ η θερμοκρασία του περιβάλλοντος

♠ Ο υπολογισμός κατά Thomas

όπου Ρ η ροή της καύσης, ρ η πυκνότητα του αέρα και g=9,81 m/sec2

♠ Η μέθοδος Cox&Chitty

♠ Η μέθοδος Steward

♠ Από πειραματικά αποτελέσματα

1.4.2.2 Μετάδοση με ακτινοβολία

Η μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία αφορά τη μεταφορά ενέργειας που εκπέμπεται από την ύλη με μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή με φωτόνια λόγω των αλλαγών στις ηλεκτρονικές στοιβάδες των ατόμων ή μορίων. Σε αντίθεση με την αγωγή και συναγωγή, η ακτινοβολία δεν χρειάζεται την ύπαρξη κάποιου υλικού να μεσολαβήσει. Στην πραγματικότητα η μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία είναι η ταχύτερη (μεταδίδεται με την ταχύτητα του φωτός) και συμβαίνει και στο κενό. Όλα τα σώματα που έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από το απόλυτο μηδέν εκπέμπουν θερμική ακτινοβολία. Όλα τα σώματα σε όλο τον όγκο τους ακτινοβολούν θερμότητα σε διαφορετικό βαθμό, ανεξάρτητα από τη φυσική τους κατάσταση (στερεή, υγρή, αέρια). Όμως, η θερμική ακτινοβολία για τα στερεά που είναι αδιαφανή, όπως τα μέταλλα, θεωρείται ότι είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στην επιφάνειά τους αφού η εκπεμπόμενη από το εσωτερικό ακτινοβολία δεν μπορεί ποτέ να φτάσει έξω από την επιφάνεια του σώματος.

Η μετάδοση θερμότητας προς τους αγωγούς δι’ ακτινοβολίας είναι σημαντική λόγω κυρίως του υπέρθερμου περιβάλλοντος των καιγόμενων δέντρων και θάμνων.

1.4.2.3 Μετάδοση με μεταφορά ή συναγωγή

Η μετάδοση θερμότητας με μεταφορά ή συναγωγή αφορά τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού και του αερίου ή υγρού που κινείται και συμπεριλαμβάνει συνδυασμό επιδράσεων αγωγής αλλά και κίνησης των ρευστών. Όσο πιο γρήγορα κινείται το ρευστό, τόσο μεγαλύτερη είναι η μετάδοση με συναγωγή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κίνηση του ρευστού, τότε η μετάδοση γίνεται απλά με αγωγή. Όταν το ρευστό βρίσκεται σε ηρεμία έχουμε ελεύθερη μεταφορά (natural convection) και η κίνηση του είναι αποτέλεσμα δυνάμεων άνωσης που δημιουργούνται λόγω διαφοράς πυκνότητας η οποία οφείλεται στην αύξηση ή τη μείωση της θερμοκρασίας του. Όταν το ρευστό έχει κάποια ταχύτητα συμβαίνει εξαναγκασμένη μεταφορά (forced convection). Στην εξαναγκασμένη μεταφορά ο ρυθμός μετάδοσης θερμότητας είναι μεγαλύτερος από ότι στην ελεύθερη μεταφορά λόγω αύξησης του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας h.

Κεφάλαιο

2

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται το ενδεχόμενο να προκληθεί πυρκαγιά από την πτώση τηγμάτων αλουμινίου, που δημιουργούνται από εναέριους αγωγούς διανομής χαμηλής τάσης. Στην χαμηλή τάση, τήγματα μπορούν να δημιουργηθούν σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, λόγω υπερθέρμανσης των αγωγών εφόσον δεν επενεργήσει η προτεταγμένη της θέσης βραχυκύκλωσης προστασία, εξαιτίας μη τήρησης της συνθήκης ουδετέρωσης. Σκοπός της εργασίας είναι να συνεισφέρει στις μελέτες που εξετάζουν το ηλεκτρικό ρεύμα ως αιτία πυρκαγιάς.

Η πιθανότητα ανάφλεξης λόγω τηγμάτων μελετάται τόσο πειραματικά όσο και θεωρητικά. Το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας υποθετικών τηγμάτων κατά την πρόσκρουσή τους στο έδαφος έχει βασικές παραμέτρους το αρχικό ύψος από το οποίο πέφτουν τα τήγματα, την αρχική τους θερμοκρασία, το σχήμα τους και την ταχύτητα του ανέμου. Μπορεί να εφαρμοστεί και στη μέση και υψηλή τάση, όπως και σε περιπτώσεις τηγμάτων από κακές ηλεκτρικές επαφές.

Κεφάλαιο

3

Μεθοδολογία και υπολογισμοί

3.1 Μελέτη δυνατότητας πρόκλησης πυρκαγιάς από

τήγματα αλουμινίου κατά την πτώση τους στο έδαφος

Για να γίνει μια γραμμή διανομής χαμηλής τάσης αιτία πυρκαγιάς πρέπει να προκληθούν θερμικά φαινόμενα από βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα προκαλεί ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης Id.

Ο υπολογισμός της διαφοράς θερμοκρασίας από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εκδήλωση βραχυκυκλώματος σε αγωγούς μπορεί να γίνει προσεγγιστικά μέσω της παρακάτω σχέσης:

σε (C                            	(3.1-1)

όπου km είναι ένας συντελεστής του υλικού (για το αλουμίνιο 0,0135 ενώ για χαλκό 0,0058) , Ιd σε Α το διαρκές ρεύμα βραχυκύκλωσης και Isw σε Α το εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης, t σε sec είναι η διάρκεια του βραχυκυκλώματος μέχρι να διακοπεί από το μέσο προστασίας, Α σε mm2 είναι η διατομή του αγωγού και Τ είναι ένας συντελεστής χρόνου (με τιμές 0,3 έως 0,15 για το τριφασικό βραχυκύκλωμα και 0,6 έως 0,25 για το διφασικό βραχυκύκλωμα) Η τιμή του συντελεστή Τ μειώνεται καθώς αυξάνει η απόσταση από τη θέση βραχυκύκλωσης.

Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το δίκτυο για την τιμή του διαρκούς ρεύματος βραχυκύκλωσης, τότε ο υπολογισμός της Δθ γίνεται κατ’ ανάγκη με τη μέγιστη τιμή του ανωτέρω ρεύματος, δηλαδή για Id = Isw και για χρόνο 1 sec αν δεν υπάρχει σαφής γνώση του πραγματικού χρόνου διακοπής. Στην περίπτωση αυτή η τιμή της διαφοράς θερμοκρασίας λόγω του βραχυκυκλώματος είναι η μέγιστη δυνατή θεωρητική τιμή της :

σε (C	                    	    (3.1-2)

Ο χρόνος που διαρκεί το βραχυκύκλωμα είναι πάντοτε μικρότερος από 1 sec. Στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης, εφόσον ισχύει η συνθήκη ουδετέρωσης (ή βραχυκύκλωσης) , συμβαίνει κατά το βραχυκύκλωμα ακαριαία (σε κλάσματα του δευτερολέπτου) τήξη της ασφάλειας. Στην περίπτωση των αυτόματων διακοπτών και των διακοπτών αυτόματης επαναφοράς του δικτύου μέσης τάσης ο χρόνος βραχυκύκλωσης είναι πολύ μικρός (κλάσμα του δευτερολέπτου). Έτσι οι αγωγοί θερμαίνονται μόνο μερικούς βαθμούς Κελσίου και συνεπώς δε δημιουργούνται τήγματα μετάλλου από αυτούς. Η οριακή θερμοκρασία για γυμνούς αγωγούς αλουμινίου είναι 180( C.

Σύμφωνα με τη συνθήκη ουδετέρωσης, οι τιμές των ασφαλειών επιλέγονται ανάλογα με το μετασχηματιστή και το μήκος της γραμμής. Το μήκος μιας γραμμής πρέπει να ικανοποιεί την παρακάτω σχέση:

(3.1-3)

όπου: l το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος δικτύου σε km, ΙΝ  η ονομαστική τιμή της ασφάλειας της γραμμής (σε Α), η οποία επιλέγεται βάσει του Μ/Σ που χρησιμοποιείται κάθε φορά, Ζl η σύνθετη αντίσταση της γραμμής (σε Ω/km), Rl, Xl η ωμική και αυτεπαγωγική αντίσταση της γραμμής στη χαμηλή τάση (σε Ω) και Rt, Xt η ωμική και αυτεπαγωγική αντίσταση του Μ/Σ στη χαμηλή τάση (σε Ω).

Σε περίπτωση που μία γραμμή αποτελείται από γυμνούς αγωγούς διαφορετικών διατομών τότε το ισοδύναμο μήκος της γραμμής βρίσκεται με μετατροπή των επιμέρους αγωγών σε ένα είδος αγωγού σταθερής διατομής.

Για τη μετατροπή α μέτρων αγωγού αντίστασης Ζα (σε Ω/km) σε αντίσταση Ζβ (σε Ω/km) ισχύει η σχέση:

(3.1-4)

Αν υποθέσουμε ότι ο χρόνος που διαρκεί το βραχυκύκλωμα είναι παραπάνω από 1 sec τότε υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν τήγματα μετάλλου (αλουμινίου). Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεν επενεργήσει η προτεταγμένη της θέσης βραχυκύκλωσης προστασία ή όταν δεν ικανοποιείται η συνθήκη ουδετέρωσης (για παράδειγμα με επιλογή μεγαλύτερης από την απαιτούμενη ασφάλεια)

Αρχικά διερευνάται γενικά η τροχιά που διαγράφει ένα τήγμα που πέφτει από ύψος Η. Στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη τόσο η οριακή ταχύτητα των σφαιριδίων αλουμινίου κατά την πτώση τους, όσο και η οριζόντια μετατόπισή τους λόγω πνέοντος ανέμου.

Σε κάθε άξονα υπολογίζονται οι συνιστάμενες δυνάμεις. Για τον κατακόρυφο άξονα ισχύει :

(3.1-5)

όπου το Β είναι το βάρος του σώματος και FDy είναι η δύναμη αντίστασης. Στη συνέχεια αντικαθιστούμε στην παραπάνω σχέση τις δυνάμεις με τα ίσα τους, οπότε προκύπτει:

(3.1-6)

όπου m  η μάζα του σώματος, γy η επιτάχυνση του σώματος, g η επιτάχυνση της βαρύτητας, uy η ταχύτητα στον κατακόρυφο άξονα τη χρονική στιγμή t και zy δίνεται από τη σχέση

(3.1-7)

όπου ρ η πυκνότητα του ρευστού, Cd ο συντελεστής αντίστασης που εξαρτάται από το

σχήμα του σώματος και την υφή του και Sy η προβαλλόμενη επιφάνεια του σώματος στο επίπεδο που είναι κάθετο στην κατακόρυφη κίνηση.

Η επιτάχυνση γy του σώματος αντιστοιχεί με το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας και

συνεπώς η σχέση κίνησης στον κατακόρυφο άξονα γίνεται:

(3.1-8)

Διαιρώντας με τη μάζα m κάθε μέλος της ισότητας προκύπτει η τροχιά του τήγματος

στον κατακόρυφο άξονα με τη μορφή της παρακάτω διαφορικής εξίσωσης:

(3.1-9)

Η επίλυση της διαφορικής εξίσωσης δίνεται από τη σχέση:

(3.1-10)

όπου c1 η σταθερά ολοκλήρωσης. Για να υπολογιστεί η σταθερά ολοκλήρωσης λαμβάνεται υπόψη η οριακή συνθήκη για τη χρονική στιγμή t = 0 όπου το σώμα θεωρείται ακίνητο.

Δηλαδή για t = 0 είναι uy = 0

Εισάγοντας την οριακή συνθήκη στην εξίσωση υπολογίζεται η σταθερά ολοκλήρωσης:

(3.1-11)

(3.1-12)

(3.1-13)

και άρα c1 = 0.

Αντικαθιστώντας τη σταθερά ολοκλήρωσης στη σχέση (3-10) προκύπτει ότι

(3.1-14)

Στον οριζόντιο άξονα η συνισταμένη δύναμη είναι

Fx = FDx 									        (3.1-15)

όπου FDx είναι η δύναμη αντίστασης η οποία παρασύρει το σώμα. Οπότε αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση τις δυνάμεις με τα ίσα τους προκύπτει:

(3.1-16)

όπου m η μάζα του σώματος, γx η επιτάχυνση του σώματος, ux η ταχύτητα στον οριζόντιο άξονα την χρονική στιγμή t και zx δίνεται από τη σχέση:

(3.1-17)

όπου Sx η προβαλλόμενη επιφάνεια του σώματος στο επίπεδο που είναι κάθετο στην

οριζόντια κίνηση.

Η επιτάχυνση γx του σώματος αντιστοιχεί με το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας και

συνεπώς η σχέση κίνησης στον άξονα γίνεται:

(3.1-18)

Διαιρώντας με τη μάζα m κάθε μέλος της ισότητας προκύπτει η τροχιά του τήγματος

στον οριζόντιο άξονα με τη μορφή της παρακάτω διαφορικής εξίσωσης:

(3.1-19)

Η λύση της διαφορικής εξίσωσης δίνεται από τη σχέση:

(3.1-20)

(3.1-21)

όπου c2 η σταθερά ολοκλήρωσης. Για να υπολογιστεί η σταθερά ολοκλήρωσης λαμβάνεται υπόψη η οριακή συνθήκη για τη χρονική στιγμή t = 0 όπου το σώμα θεωρείται ακίνητο.

Άρα για t = 0 είναι ux = 0

Εισάγοντας την οριακή συνθήκη στην εξίσωση, η σταθερά ολοκλήρωσης υπολογίζεται:

(3.1-22)

(3.1-23)

(3.1-24)

Αντικαθιστώντας τη σταθερά ολοκλήρωσης στη σχέση (3-21) ισχύει ότι

(3.1-25)

(3.1-26)

(3.1-27)

(3.1-28)

Η σχετική ταχύτητα ως προς την ταχύτητα του ανέμου ua στον οριζόντιο άξονα είναι:

(3.1-29)

Άρα  							     (3.1-30)

Και η συνισταμένη ταχύτητα είναι:

(3.1-31)

Από τις σχέσεις (3-14), (3-30) και (3-31) προκύπτει:

(3.1-32)

Η απόσταση y την οποία έχει διανύσει το τήγμα σε κάθε χρονική στιγμή t στον

κατακόρυφο άξονα υπολογίζεται από τη σχέση (3-14) που δίνει την ταχύτητα (uy), δια ολοκληρώσεως στον χρόνο (t). Η σχέση που προκύπτει είναι η ακόλουθη:

(3.1-33)

(3.1-34)

όπου c3 η σταθερά ολοκλήρωσης. Για να υπολογιστεί η σταθερά ολοκλήρωσης λαμβάνεται υπόψη η οριακή συνθήκη για τη χρονική στιγμή t = 0 όπου το σώμα θεωρείται ότι δεν έχει διανύσει κανένα διάστημα.

Άρα για t = 0 είναι y = 0  και εισάγοντας την οριακή συνθήκη στην εξίσωση, η σταθερά ολοκλήρωσης υπολογίζεται c3 = 0.

Αντικαθιστώντας τη σταθερά ολοκλήρωσης στη σχέση ισχύει:

(3.1-35)

Λύνοντας τη σχέση αυτή ως προς t  έχουμε

(3.1-36)

Η χρονική διάρκεια της πτώσης tπ δίνεται αν αντικατασταθεί στην προηγούμενη σχέση το y με το αρχικό ύψος της πτώσης. Οπότε:

(3.1-37)

Για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας του τήγματος θ(t), κατά την διάρκεια της

πτώσης του, εξετάζεται το ισοζύγιο της θερμότητας στο τήγμα που περιγράφεται από την διαφορική εξίσωση:

(3.1-38)

(3.1-39)

όπου Δθ η διαφορά θερμοκρασίας θp του τήγματος από την θερμοκρασία θe του

περιβάλλοντος τη χρονική στιγμή t, c η ειδική θερμότητα του υλικού του τήγματος, Α η εξωτερική επιφάνεια του τήγματος, h ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας με συνεπαγωγή και hr ο συντελεστής ακτινοβολίας.

Ο συντελεστής h  δίνεται ως συνάρτηση του αριθμού Nusselt και είναι:

(3.1-40)

όπου k η αγωγιμότητα του ρευστού και L το χαρακτηριστικό μήκος. Ο αριθμός Nusselt υπολογίζεται εμπειρικά και στο μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί η σχέση:

όταν ισχύει   				     (3.1-41)

Ο αριθμός Reynolds (Re) ορίζεται με την παρακάτω σχέση

(3.1-42)

όπου u ταχύτητα του ρευστού σε μεγάλη απόσταση από το σώμα, L το χαρακτηριστικό μήκος, ρ η πυκνότητα του ρευστού, v το κινηματικό ιξώδες του ρευστού, μ το δυναμικό ιξώδες του ρευστού.

Ο συντελεστής hr δίνεται από τη σχέση:

(3.1-43)

Θεωρείται ότι το σώμα δεν ακτινοβολεί καθόλου και μελετάται η μεταβολή της θερμοκρασίας του σώματος μόνο λόγω της συνεπαγωγής μέσω του αέρα. Η παραδοχή αυτή έγινε λόγω του μεγάλου βαθμού δυσκολίας επίλυσης της διαφορικής εξίσωσης με τη χρήση του συντελεστή ακτινοβολίας, λόγω της τέταρτης δύναμης της θερμοκρασίας του τήγματος στην προηγούμενη σχέση. Η παραδοχή αυτή είναι ρεαλιστική αφού η συμμετοχή της ακτινοβολίας στο ρυθμό απώλειας θερμότητας από το τήγμα είναι μικρή. Εξάλλου η παραδοχή αυτή είναι προς όφελος του μοντέλου στο οποίο υπολογίζεται η μέγιστη δυνατή θερμοκρασία που μπορεί να φθάσει το σώμα στο έδαφος.

Επομένως η διαφορική εξίσωση (3-39) γίνεται:

(3.1-44)

(3.1-45)

(3.1-46)

Αντικαθιστώντας τον συντελεστή συνεπαγωγής h από την ισότητα (3-40) ισχύει:

(3.1-47)

ενώ αντικαθιστώντας τον αριθμό Nusselt Nu από τη σχέση (3-41) ισχύει:

(3.1-48)

και τελικά αντικαθιστώντας τον αριθμό Reynolds Re από την (3-42):

(3.1-49)

Η λύση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης είναι:

(3.1-50)

Λαμβάνοντας υπόψη την οριακή συνθήκη σύμφωνα με την οποία τη χρονική στιγμή t=0 η μεταβολή της θερμοκρασίας είναι ίση με τη διαφορά της αρχικής θερμοκρασίας του υλικού του τήγματος από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος Δθο

(3.1-51)

(3.1-52)

(3.1-53)

και αντικαθιστώντας τη σταθερά c4 στην (3-51) έχουμε:

(3.1-54)

(3.1-55)

Ισχύει όμως ότι . Οπότε

(3.1-56)

Για να υπολογίσουμε τη θερμοκρασία του τήγματος τη στιγμή που το σώμα προσκρούει στο έδαφος αντικαθιστούμε το χρόνο (t) με το συνολικό χρόνο πτώσης (tπ)

(3.1-57)

Η σχέση αυτή δίνει την θερμοκρασία του τήγματος σαν συνάρτηση του χρόνου πτώσης.

3.2 Εφαρμογή του προτεινόμενου μαθηματικού μοντέλου

Παρακάτω εξετάζεται η εφαρμογή του μοντέλου για υποθετικά τήγματα αλουμινίου που εκτοξεύονται από αγωγούς που βρίσκονται σε ύψος h, υπό διάφορες ταχύτητες ανέμου. Τα τήγματα υποτέθηκαν σφαιρικά ακτίνας r και εξετάσθηκαν για τέσσερα διαφορετικά μεγέθη: r = 2,5mm r = 3mm r = 3,5mm r = 4 mm. Οι υπολογισμοί έγιναν με τη βοήθεια του προγράμματος Mathematica.

Το εμβαδόν της επιφάνειας του τήγματος δίνεται επομένως από τη σχέση:

ενώ ο όγκος του:

Την μάζα του σφαιριδίου υπολογίζουμε από τη σχέση:

όπου το ε είναι η πυκνότητα του τήγματος αλουμινίου στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η πυκνότητα του αλουμινίου είναι ε = 2700 kg/m3 και η ειδική του θερμότητα c = 910 J/kg-K

Τα εμβαδά των προβολών του σφαιριδίου στα δύο επίπεδα κίνησης είναι :

και το χαρακτηριστικό του μήκος L είναι ίσο με τη διάμετρό του:

Το ρευστό είναι ο αέρας, ο οποίος κινείται με ταχύτητα ua ως προς γη και στη θερμοκρασία περιβάλλοντος που υποθέτουμε έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Πυκνότητα                                       ρ = 1,127 kg/m3

Ειδική θερμότητα                            cp = 1005 J/kg-K

Κινηματικό ιξώδες                           ν = 16,97(10-6 m2/s

Δυναμικό ιξώδες		         μ = 1,913(10-5kg/m-s

Θερμική αγωγιμότητα                      k = 0,0271 W/m-K

Για τους συντελεστές zx και zy ισχύει:

όπου ρ = 1,127 kg/m3  και Cd ο συντελεστής αντίστασης που υπολογίζουμε συναρτήσει του αριθμού Reynolds  από την καμπύλη για ροή πάνω από λεία σφαίρα του παρακάτω διαγράμματος:

Σχήμα 3.2-1: Μέσος συντελεστής αντίστασης (CD) για ροή πάνω από έναν λείο κύλινδρο και μια λεία σφαίρα σε συνάρτηση με τον αριθμό Reynolds (Re)

3.3 Αποτελέσματα υπολογισμών

Στη συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες και τα διαγράμματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του προτεινόμενου μαθηματικού μοντέλου. Οι σχέσεις που δίνουν τα αποτελέσματα είναι, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω οι εξής:

(3.1-37)

(3.1-14)

(3.1-28)

(3.1-30)

(3.1-32)

(3.1-57)

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2488 | 2,3835 | 0,0012 | 0,1988 | 2,3917 | 615,04 | 655,04 |
| 0,6 | 0,3539 | 3,3122 | 0,0017 | 0,1983 | 3,3181 | 611,44 | 651,44 |
| 0,9 | 0,4360 | 3,9869 | 0,0021 | 0,1979 | 3,9918 | 608,21 | 648,21 |
| 1,2 | 0,5065 | 4,5256 | 0,0024 | 0,1976 | 4,5299 | 605,18 | 645,18 |
| 1,5 | 0,5696 | 4,9751 | 0,0027 | 0,1973 | 4,9790 | 602,30 | 642,30 |
| 1,8 | 0,6276 | 5,3598 | 0,0029 | 0,1971 | 5,3634 | 599,52 | 639,52 |
| 2,1 | 0,6819 | 5,6946 | 0,0032 | 0,1968 | 5,6980 | 596,83 | 636,83 |
| 2,4 | 0,7332 | 5,9896 | 0,0034 | 0,1966 | 5,9929 | 594,22 | 634,22 |
| 2,7 | 0,7822 | 6,2518 | 0,0037 | 0,1963 | 6,2549 | 591,66 | 631,66 |
| 3 | 0,8293 | 6,4864 | 0,0039 | 0,1961 | 6,4894 | 589,15 | 629,15 |
| 3,3 | 0,8748 | 6,6975 | 0,0041 | 0,1959 | 6,7003 | 586,69 | 626,69 |
| 3,6 | 0,9190 | 6,8882 | 0,0043 | 0,1957 | 6,8909 | 584,27 | 624,27 |
| 3,9 | 0,9620 | 7,0611 | 0,0045 | 0,1955 | 7,0638 | 581,88 | 621,88 |
| 4,2 | 1,0040 | 7,2184 | 0,0047 | 0,1953 | 7,2210 | 579,52 | 619,52 |
| 4,5 | 1,0451 | 7,3618 | 0,0049 | 0,1951 | 7,3644 | 577,20 | 617,20 |
| 4,8 | 1,0855 | 7,4929 | 0,0050 | 0,1950 | 7,4955 | 574,89 | 614,89 |
| 5,1 | 1,1252 | 7,6129 | 0,0052 | 0,1948 | 7,6154 | 572,62 | 612,62 |
| 5,4 | 1,1644 | 7,7230 | 0,0054 | 0,1946 | 7,7255 | 570,37 | 610,37 |
| 5,7 | 1,2029 | 7,8241 | 0,0056 | 0,1944 | 7,8266 | 568,13 | 608,13 |
| 6 | 1,2411 | 7,9171 | 0,0057 | 0,1943 | 7,9195 | 565,92 | 605,92 |
| 6,3 | 1,2787 | 8,0027 | 0,0059 | 0,1941 | 8,0051 | 563,73 | 603,73 |
| 6,6 | 1,3160 | 8,0816 | 0,0061 | 0,1939 | 8,0839 | 561,55 | 601,55 |
| 6,9 | 1,3530 | 8,1544 | 0,0062 | 0,1938 | 8,1567 | 559,39 | 599,39 |
| 7,2 | 1,3896 | 8,2216 | 0,0064 | 0,1936 | 8,2239 | 557,25 | 597,25 |
| 7,5 | 1,4260 | 8,2836 | 0,0066 | 0,1934 | 8,2859 | 555,12 | 595,12 |
| 7,8 | 1,4621 | 8,3410 | 0,0067 | 0,1933 | 8,3432 | 553,00 | 593,00 |
| 8,1 | 1,4979 | 8,3941 | 0,0069 | 0,1931 | 8,3963 | 550,90 | 590,90 |
| 8,4 | 1,5336 | 8,4432 | 0,0070 | 0,1930 | 8,4454 | 548,81 | 588,81 |
| 8,7 | 1,5690 | 8,4887 | 0,0072 | 0,1928 | 8,4908 | 546,74 | 586,74 |
| 9 | 1,6042 | 8,5308 | 0,0074 | 0,1926 | 8,5330 | 544,67 | 584,67 |
| 9,3 | 1,6393 | 8,5698 | 0,0075 | 0,1925 | 8,5720 | 542,62 | 582,62 |
| 9,6 | 1,6743 | 8,6060 | 0,0077 | 0,1923 | 8,6082 | 540,58 | 580,58 |
| 9,9 | 1,7091 | 8,6396 | 0,0078 | 0,1922 | 8,6417 | 538,55 | 578,55 |
| 10,2 | 1,7437 | 8,6707 | 0,0080 | 0,1920 | 8,6728 | 536,53 | 576,53 |
| 10,5 | 1,7783 | 8,6996 | 0,0081 | 0,1919 | 8,7017 | 534,52 | 574,52 |
| 10,8 | 1,8127 | 8,7264 | 0,0083 | 0,1917 | 8,7285 | 532,52 | 572,52 |
| 11,1 | 1,8470 | 8,7513 | 0,0084 | 0,1916 | 8,7534 | 530,53 | 570,53 |
| 11,4 | 1,8812 | 8,7744 | 0,0086 | 0,1914 | 8,7765 | 528,55 | 568,55 |
| 11,7 | 1,9154 | 8,7958 | 0,0087 | 0,1913 | 8,7979 | 526,58 | 566,58 |
| 12 | 1,9495 | 8,8158 | 0,0089 | 0,1911 | 8,8179 | 524,62 | 564,62 |

Πίνακας 3.3-1: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 0,2 m/s, Συντελεστής z = 2,10222×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2479 | 2,4080 | 0,0274 | 1,4726 | 2,8226 | 613,16 | 653,16 |
| 0,6 | 0,3515 | 3,3801 | 0,0386 | 1,4614 | 3,6825 | 609,35 | 649,35 |
| 0,9 | 0,4316 | 4,1092 | 0,0471 | 1,4529 | 4,3585 | 606,03 | 646,03 |
| 1,2 | 0,4996 | 4,7100 | 0,0543 | 1,4457 | 4,9269 | 602,96 | 642,96 |
| 1,5 | 0,5600 | 5,2274 | 0,0606 | 1,4394 | 5,4219 | 600,07 | 640,07 |
| 1,8 | 0,6149 | 5,6846 | 0,0662 | 1,4338 | 5,8626 | 597,31 | 637,31 |
| 2,1 | 0,6658 | 6,0956 | 0,0715 | 1,4285 | 6,2608 | 594,66 | 634,66 |
| 2,4 | 0,7136 | 6,4695 | 0,0763 | 1,4237 | 6,6243 | 592,09 | 632,09 |
| 2,7 | 0,7588 | 6,8128 | 0,0809 | 1,4191 | 6,9590 | 589,59 | 629,59 |
| 3 | 0,8018 | 7,1301 | 0,0852 | 1,4148 | 7,2691 | 587,15 | 627,15 |
| 3,3 | 0,8430 | 7,4251 | 0,0893 | 1,4107 | 7,5579 | 584,76 | 624,76 |
| 3,6 | 0,8827 | 7,7005 | 0,0933 | 1,4067 | 7,8280 | 582,42 | 622,42 |
| 3,9 | 0,9210 | 7,9587 | 0,0971 | 1,4029 | 8,0814 | 580,13 | 620,13 |
| 4,2 | 0,9581 | 8,2015 | 0,1007 | 1,3993 | 8,3200 | 577,88 | 617,88 |
| 4,5 | 0,9942 | 8,4304 | 0,1043 | 1,3957 | 8,5451 | 575,66 | 615,66 |
| 4,8 | 1,0293 | 8,6467 | 0,1077 | 1,3923 | 8,7581 | 573,47 | 613,47 |
| 5,1 | 1,0636 | 8,8516 | 0,1110 | 1,3890 | 8,9599 | 571,31 | 611,31 |
| 5,4 | 1,0971 | 9,0459 | 0,1142 | 1,3858 | 9,1515 | 569,18 | 609,18 |
| 5,7 | 1,1300 | 9,2306 | 0,1174 | 1,3826 | 9,3336 | 567,08 | 607,08 |
| 6 | 1,1621 | 9,4064 | 0,1205 | 1,3795 | 9,5070 | 565,00 | 605,00 |
| 6,3 | 1,1938 | 9,5739 | 0,1235 | 1,3765 | 9,6724 | 562,95 | 602,95 |
| 6,6 | 1,2248 | 9,7337 | 0,1264 | 1,3736 | 9,8301 | 560,92 | 600,92 |
| 6,9 | 1,2554 | 9,8862 | 0,1293 | 1,3707 | 9,9808 | 558,91 | 598,91 |
| 7,2 | 1,2855 | 10,0321 | 0,1321 | 1,3679 | 10,1249 | 556,91 | 596,91 |
| 7,5 | 1,3152 | 10,1716 | 0,1349 | 1,3651 | 10,2628 | 554,94 | 594,94 |
| 7,8 | 1,3445 | 10,3052 | 0,1376 | 1,3624 | 10,3948 | 552,98 | 592,98 |
| 8,1 | 1,3735 | 10,4332 | 0,1403 | 1,3597 | 10,5214 | 551,05 | 591,05 |
| 8,4 | 1,4020 | 10,5559 | 0,1430 | 1,3570 | 10,6428 | 549,12 | 589,12 |
| 8,7 | 1,4303 | 10,6736 | 0,1456 | 1,3544 | 10,7592 | 547,22 | 587,22 |
| 9 | 1,4583 | 10,7866 | 0,1481 | 1,3519 | 10,8710 | 545,33 | 585,33 |
| 9,3 | 1,4859 | 10,8952 | 0,1506 | 1,3494 | 10,9784 | 543,45 | 583,45 |
| 9,6 | 1,5133 | 10,9995 | 0,1531 | 1,3469 | 11,0817 | 541,59 | 581,59 |
| 9,9 | 1,5405 | 11,0998 | 0,1556 | 1,3444 | 11,1809 | 539,74 | 579,74 |
| 10,2 | 1,5674 | 11,1963 | 0,1580 | 1,3420 | 11,2764 | 537,90 | 577,90 |
| 10,5 | 1,5941 | 11,2891 | 0,1604 | 1,3396 | 11,3683 | 536,08 | 576,08 |
| 10,8 | 1,6206 | 11,3784 | 0,1628 | 1,3372 | 11,4568 | 534,26 | 574,26 |
| 11,1 | 1,6468 | 11,4645 | 0,1652 | 1,3348 | 11,5419 | 532,46 | 572,46 |
| 11,4 | 1,6729 | 11,5474 | 0,1675 | 1,3325 | 11,6240 | 530,67 | 570,67 |
| 11,7 | 1,6988 | 11,6272 | 0,1698 | 1,3302 | 11,7031 | 528,90 | 568,90 |
| 12 | 1,7245 | 11,7042 | 0,1721 | 1,3279 | 11,7793 | 527,13 | 567,13 |

Πίνακας 3.3-2: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 1,5 m/s, Συντελεστής z = 8,85144×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3000 | 3,3000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2477 | 2,4143 | 0,0856 | 3,2144 | 4,0201 | 610,35 | 650,35 |
| 0,6 | 0,3509 | 3,3978 | 0,1199 | 3,1801 | 4,6538 | 605,87 | 645,87 |
| 0,9 | 0,4304 | 4,1413 | 0,1459 | 3,1541 | 5,2057 | 602,16 | 642,16 |
| 1,2 | 0,4978 | 4,7590 | 0,1676 | 3,1324 | 5,6974 | 598,83 | 638,83 |
| 1,5 | 0,5575 | 5,2951 | 0,1865 | 3,1135 | 6,1427 | 595,76 | 635,76 |
| 1,8 | 0,6117 | 5,7728 | 0,2035 | 3,0965 | 6,5508 | 592,86 | 632,86 |
| 2,1 | 0,6618 | 6,2056 | 0,2191 | 3,0809 | 6,9283 | 590,10 | 630,10 |
| 2,4 | 0,7086 | 6,6025 | 0,2335 | 3,0665 | 7,2799 | 587,44 | 627,44 |
| 2,7 | 0,7528 | 6,9698 | 0,2469 | 3,0531 | 7,6092 | 584,88 | 624,88 |
| 3 | 0,7949 | 7,3122 | 0,2596 | 3,0404 | 7,9191 | 582,39 | 622,39 |
| 3,3 | 0,8350 | 7,6330 | 0,2717 | 3,0283 | 8,2118 | 579,97 | 619,97 |
| 3,6 | 0,8735 | 7,9350 | 0,2831 | 3,0169 | 8,4891 | 577,60 | 617,60 |
| 3,9 | 0,9107 | 8,2204 | 0,2941 | 3,0059 | 8,7527 | 575,29 | 615,29 |
| 4,2 | 0,9466 | 8,4910 | 0,3046 | 2,9954 | 9,0038 | 573,02 | 613,02 |
| 4,5 | 0,9814 | 8,7482 | 0,3148 | 2,9852 | 9,2435 | 570,79 | 610,79 |
| 4,8 | 1,0152 | 8,9933 | 0,3245 | 2,9755 | 9,4727 | 568,61 | 608,61 |
| 5,1 | 1,0481 | 9,2273 | 0,3340 | 2,9660 | 9,6923 | 566,45 | 606,45 |
| 5,4 | 1,0802 | 9,4512 | 0,3432 | 2,9568 | 9,9029 | 564,33 | 604,33 |
| 5,7 | 1,1116 | 9,6657 | 0,3521 | 2,9479 | 10,1053 | 562,24 | 602,24 |
| 6 | 1,1423 | 9,8716 | 0,3607 | 2,9393 | 10,2998 | 560,18 | 600,18 |
| 6,3 | 1,1724 | 10,0693 | 0,3692 | 2,9308 | 10,4872 | 558,15 | 598,15 |
| 6,6 | 1,2019 | 10,2596 | 0,3774 | 2,9226 | 10,6677 | 556,14 | 596,14 |
| 6,9 | 1,2309 | 10,4428 | 0,3855 | 2,9145 | 10,8419 | 554,15 | 594,15 |
| 7,2 | 1,2594 | 10,6194 | 0,3933 | 2,9067 | 11,0100 | 552,19 | 592,19 |
| 7,5 | 1,2874 | 10,7897 | 0,4010 | 2,8990 | 11,1724 | 550,25 | 590,25 |
| 7,8 | 1,3150 | 10,9542 | 0,4085 | 2,8915 | 11,3294 | 548,33 | 588,33 |
| 8,1 | 1,3422 | 11,1132 | 0,4159 | 2,8841 | 11,4813 | 546,42 | 586,42 |
| 8,4 | 1,3690 | 11,2669 | 0,4232 | 2,8768 | 11,6283 | 544,54 | 584,54 |
| 8,7 | 1,3955 | 11,4156 | 0,4303 | 2,8697 | 11,7708 | 542,67 | 582,67 |
| 9 | 1,4216 | 11,5596 | 0,4372 | 2,8628 | 11,9088 | 540,82 | 580,82 |
| 9,3 | 1,4474 | 11,6990 | 0,4441 | 2,8559 | 12,0426 | 538,99 | 578,99 |
| 9,6 | 1,4729 | 11,8342 | 0,4509 | 2,8491 | 12,1723 | 537,17 | 577,17 |
| 9,9 | 1,4981 | 11,9653 | 0,4575 | 2,8425 | 12,2983 | 535,37 | 575,37 |
| 10,2 | 1,5230 | 12,0924 | 0,4641 | 2,8359 | 12,4205 | 533,58 | 573,58 |
| 10,5 | 1,5477 | 12,2159 | 0,4705 | 2,8295 | 12,5393 | 531,80 | 571,80 |
| 10,8 | 1,5722 | 12,3357 | 0,4769 | 2,8231 | 12,6546 | 530,04 | 570,04 |
| 11,1 | 1,5964 | 12,4521 | 0,4831 | 2,8169 | 12,7667 | 528,29 | 568,29 |
| 11,4 | 1,6203 | 12,5652 | 0,4893 | 2,8107 | 12,8757 | 526,56 | 566,56 |
| 11,7 | 1,6441 | 12,6751 | 0,4954 | 2,8046 | 12,9817 | 524,84 | 564,84 |
| 12 | 1,6677 | 12,7820 | 0,5014 | 2,7986 | 13,0848 | 523,13 | 563,13 |

Πίνακας 3.3-3: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 3,3 m/s, Συντελεστής z = 5,75343×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,4000 | 5,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2477 | 2,4151 | 0,2103 | 5,1897 | 5,7241 | 607,49 | 647,49 |
| 0,6 | 0,3508 | 3,4001 | 0,2932 | 5,1068 | 6,1352 | 602,11 | 642,11 |
| 0,9 | 0,4303 | 4,1455 | 0,3552 | 5,0448 | 6,5295 | 597,83 | 637,83 |
| 1,2 | 0,4976 | 4,7653 | 0,4066 | 4,9934 | 6,9023 | 594,09 | 634,09 |
| 1,5 | 0,5572 | 5,3039 | 0,4512 | 4,9488 | 7,2541 | 590,70 | 630,70 |
| 1,8 | 0,6113 | 5,7843 | 0,4911 | 4,9089 | 7,5865 | 587,56 | 627,56 |
| 2,1 | 0,6613 | 6,2200 | 0,5273 | 4,8727 | 7,9013 | 584,59 | 624,59 |
| 2,4 | 0,7080 | 6,6199 | 0,5607 | 4,8393 | 8,2002 | 581,76 | 621,76 |
| 2,7 | 0,7521 | 6,9905 | 0,5918 | 4,8082 | 8,4845 | 579,05 | 619,05 |
| 3 | 0,7940 | 7,3361 | 0,6209 | 4,7791 | 8,7555 | 576,43 | 616,43 |
| 3,3 | 0,8340 | 7,6604 | 0,6484 | 4,7516 | 9,0144 | 573,90 | 613,90 |
| 3,6 | 0,8724 | 7,9660 | 0,6746 | 4,7254 | 9,2621 | 571,44 | 611,44 |
| 3,9 | 0,9094 | 8,2551 | 0,6995 | 4,7005 | 9,4996 | 569,04 | 609,04 |
| 4,2 | 0,9451 | 8,5295 | 0,7233 | 4,6767 | 9,7275 | 566,70 | 606,70 |
| 4,5 | 0,9797 | 8,7906 | 0,7461 | 4,6539 | 9,9465 | 564,41 | 604,41 |
| 4,8 | 1,0134 | 9,0396 | 0,7681 | 4,6319 | 10,1572 | 562,16 | 602,16 |
| 5,1 | 1,0461 | 9,2777 | 0,7893 | 4,6107 | 10,3602 | 559,95 | 599,95 |
| 5,4 | 1,0781 | 9,5056 | 0,8098 | 4,5902 | 10,5559 | 557,79 | 597,79 |
| 5,7 | 1,1093 | 9,7243 | 0,8296 | 4,5704 | 10,7448 | 555,66 | 595,66 |
| 6 | 1,1398 | 9,9343 | 0,8489 | 4,5511 | 10,9272 | 553,56 | 593,56 |
| 6,3 | 1,1697 | 10,1363 | 0,8676 | 4,5324 | 11,1035 | 551,49 | 591,49 |
| 6,6 | 1,1990 | 10,3309 | 0,8857 | 4,5143 | 11,2741 | 549,45 | 589,45 |
| 6,9 | 1,2278 | 10,5184 | 0,9034 | 4,4966 | 11,4392 | 547,44 | 587,44 |
| 7,2 | 1,2561 | 10,6993 | 0,9207 | 4,4793 | 11,5991 | 545,45 | 585,45 |
| 7,5 | 1,2839 | 10,8741 | 0,9375 | 4,4625 | 11,7541 | 543,49 | 583,49 |
| 7,8 | 1,3113 | 11,0430 | 0,9540 | 4,4460 | 11,9044 | 541,54 | 581,54 |
| 8,1 | 1,3382 | 11,2064 | 0,9701 | 4,4299 | 12,0502 | 539,62 | 579,62 |
| 8,4 | 1,3648 | 11,3646 | 0,9858 | 4,4142 | 12,1918 | 537,73 | 577,73 |
| 8,7 | 1,3910 | 11,5178 | 1,0013 | 4,3987 | 12,3292 | 535,85 | 575,85 |
| 9 | 1,4169 | 11,6663 | 1,0164 | 4,3836 | 12,4627 | 533,99 | 573,99 |
| 9,3 | 1,4425 | 11,8103 | 1,0312 | 4,3688 | 12,5924 | 532,14 | 572,14 |
| 9,6 | 1,4677 | 11,9500 | 1,0458 | 4,3542 | 12,7186 | 530,32 | 570,32 |
| 9,9 | 1,4927 | 12,0856 | 1,0601 | 4,3399 | 12,8412 | 528,51 | 568,51 |
| 10,2 | 1,5174 | 12,2173 | 1,0741 | 4,3259 | 12,9606 | 526,71 | 566,71 |
| 10,5 | 1,5418 | 12,3453 | 1,0879 | 4,3121 | 13,0767 | 524,94 | 564,94 |
| 10,8 | 1,5660 | 12,4697 | 1,1015 | 4,2985 | 13,1898 | 523,17 | 563,17 |
| 11,1 | 1,5899 | 12,5907 | 1,1149 | 4,2851 | 13,2999 | 521,42 | 561,42 |
| 11,4 | 1,6136 | 12,7083 | 1,1280 | 4,2720 | 13,4071 | 519,69 | 559,69 |
| 11,7 | 1,6371 | 12,8228 | 1,1410 | 4,2590 | 13,5116 | 517,97 | 557,97 |
| 12 | 1,6604 | 12,9342 | 1,1538 | 4,2462 | 13,6134 | 516,26 | 556,26 |

Πίνακας 3.3-4: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 5,4 m/s, Συντελεστής z = 5,35512×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,9000 | 7,9000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2477 | 2,4152 | 0,4396 | 7,4604 | 7,8416 | 604,56 | 644,56 |
| 0,6 | 0,3508 | 3,4003 | 0,6086 | 7,2914 | 8,0453 | 598,18 | 638,18 |
| 0,9 | 0,4303 | 4,1458 | 0,7336 | 7,1664 | 8,2792 | 593,23 | 633,23 |
| 1,2 | 0,4976 | 4,7658 | 0,8363 | 7,0637 | 8,5211 | 589,00 | 629,00 |
| 1,5 | 0,5572 | 5,3047 | 0,9247 | 6,9753 | 8,7633 | 585,21 | 625,21 |
| 1,8 | 0,6113 | 5,7852 | 1,0030 | 6,8970 | 9,0021 | 581,74 | 621,74 |
| 2,1 | 0,6612 | 6,2212 | 1,0739 | 6,8261 | 9,2357 | 578,50 | 618,50 |
| 2,4 | 0,7080 | 6,6214 | 1,1388 | 6,7612 | 9,4634 | 575,44 | 615,44 |
| 2,7 | 0,7520 | 6,9922 | 1,1989 | 6,7011 | 9,6848 | 572,53 | 612,53 |
| 3 | 0,7939 | 7,3382 | 1,2551 | 6,6449 | 9,8997 | 569,74 | 609,74 |
| 3,3 | 0,8339 | 7,6627 | 1,3078 | 6,5922 | 10,1081 | 567,05 | 607,05 |
| 3,6 | 0,8723 | 7,9686 | 1,3577 | 6,5423 | 10,3102 | 564,45 | 604,45 |
| 3,9 | 0,9092 | 8,2580 | 1,4050 | 6,4950 | 10,5062 | 561,93 | 601,93 |
| 4,2 | 0,9450 | 8,5327 | 1,4501 | 6,4499 | 10,6962 | 559,48 | 599,48 |
| 4,5 | 0,9796 | 8,7941 | 1,4932 | 6,4068 | 10,8804 | 557,09 | 597,09 |
| 4,8 | 1,0132 | 9,0435 | 1,5345 | 6,3655 | 11,0591 | 554,75 | 594,75 |
| 5,1 | 1,0460 | 9,2819 | 1,5742 | 6,3258 | 11,2325 | 552,47 | 592,47 |
| 5,4 | 1,0779 | 9,5102 | 1,6124 | 6,2876 | 11,4007 | 550,23 | 590,23 |
| 5,7 | 1,1091 | 9,7292 | 1,6494 | 6,2506 | 11,5641 | 548,03 | 588,03 |
| 6 | 1,1396 | 9,9396 | 1,6850 | 6,2150 | 11,7227 | 545,87 | 585,87 |
| 6,3 | 1,1695 | 10,1420 | 1,7196 | 6,1804 | 11,8767 | 543,75 | 583,75 |
| 6,6 | 1,1988 | 10,3368 | 1,7531 | 6,1469 | 12,0264 | 541,65 | 581,65 |
| 6,9 | 1,2275 | 10,5247 | 1,7857 | 6,1143 | 12,1719 | 539,59 | 579,59 |
| 7,2 | 1,2558 | 10,7061 | 1,8173 | 6,0827 | 12,3133 | 537,56 | 577,56 |
| 7,5 | 1,2836 | 10,8812 | 1,8481 | 6,0519 | 12,4509 | 535,56 | 575,56 |
| 7,8 | 1,3109 | 11,0505 | 1,8782 | 6,0218 | 12,5847 | 533,58 | 573,58 |
| 8,1 | 1,3379 | 11,2143 | 1,9075 | 5,9925 | 12,7150 | 531,63 | 571,63 |
| 8,4 | 1,3644 | 11,3728 | 1,9360 | 5,9640 | 12,8417 | 529,70 | 569,70 |
| 8,7 | 1,3907 | 11,5264 | 1,9640 | 5,9360 | 12,9651 | 527,79 | 567,79 |
| 9 | 1,4165 | 11,6753 | 1,9913 | 5,9087 | 13,0853 | 525,91 | 565,91 |
| 9,3 | 1,4420 | 11,8196 | 2,0180 | 5,8820 | 13,2023 | 524,04 | 564,04 |
| 9,6 | 1,4673 | 11,9597 | 2,0442 | 5,8558 | 13,3164 | 522,19 | 562,19 |
| 9,9 | 1,4922 | 12,0957 | 2,0698 | 5,8302 | 13,4275 | 520,36 | 560,36 |
| 10,2 | 1,5169 | 12,2278 | 2,0950 | 5,8050 | 13,5358 | 518,55 | 558,55 |
| 10,5 | 1,5413 | 12,3562 | 2,1196 | 5,7804 | 13,6414 | 516,76 | 556,76 |
| 10,8 | 1,5655 | 12,4810 | 2,1439 | 5,7561 | 13,7444 | 514,98 | 554,98 |
| 11,1 | 1,5894 | 12,6023 | 2,1676 | 5,7324 | 13,8448 | 513,22 | 553,22 |
| 11,4 | 1,6131 | 12,7204 | 2,1910 | 5,7090 | 13,9428 | 511,47 | 551,47 |
| 11,7 | 1,6365 | 12,8352 | 2,2139 | 5,6861 | 14,0383 | 509,74 | 549,74 |
| 12 | 1,6598 | 12,9471 | 2,2365 | 5,6635 | 14,1316 | 508,02 | 548,02 |

Πίνακας 3.3-5: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 7,9 m/s, Συντελεστής z = 5,32193×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,7000 | 10,7000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4163 | 0,7125 | 9,9875 | 10,2756 | 601,67 | 641,67 |
| 0,6 | 0,3507 | 3,4035 | 0,9818 | 9,7182 | 10,2970 | 594,27 | 634,27 |
| 0,9 | 0,4301 | 4,1517 | 1,1795 | 9,5205 | 10,3863 | 588,61 | 628,61 |
| 1,2 | 0,4973 | 4,7749 | 1,3408 | 9,3592 | 10,5069 | 583,83 | 623,83 |
| 1,5 | 0,5567 | 5,3172 | 1,4789 | 9,2211 | 10,6443 | 579,61 | 619,61 |
| 1,8 | 0,6107 | 5,8016 | 1,6008 | 9,0992 | 10,7914 | 575,77 | 615,77 |
| 2,1 | 0,6605 | 6,2416 | 1,7105 | 8,9895 | 10,9439 | 572,21 | 612,21 |
| 2,4 | 0,7071 | 6,6462 | 1,8106 | 8,8894 | 11,0993 | 568,89 | 608,89 |
| 2,7 | 0,7509 | 7,0216 | 1,9030 | 8,7970 | 11,2557 | 565,74 | 605,74 |
| 3 | 0,7926 | 7,3724 | 1,9890 | 8,7110 | 11,4120 | 562,75 | 602,75 |
| 3,3 | 0,8324 | 7,7019 | 2,0696 | 8,6304 | 11,5674 | 559,88 | 599,88 |
| 3,6 | 0,8706 | 8,0130 | 2,1455 | 8,5545 | 11,7213 | 557,12 | 597,12 |
| 3,9 | 0,9074 | 8,3077 | 2,2173 | 8,4827 | 11,8733 | 554,45 | 594,45 |
| 4,2 | 0,9429 | 8,5878 | 2,2855 | 8,4145 | 12,0231 | 551,87 | 591,87 |
| 4,5 | 0,9773 | 8,8548 | 2,3506 | 8,3494 | 12,1705 | 549,36 | 589,36 |
| 4,8 | 1,0107 | 9,1099 | 2,4128 | 8,2872 | 12,3153 | 546,92 | 586,92 |
| 5,1 | 1,0432 | 9,3541 | 2,4725 | 8,2275 | 12,4576 | 544,53 | 584,53 |
| 5,4 | 1,0748 | 9,5883 | 2,5298 | 8,1702 | 12,5971 | 542,21 | 582,21 |
| 5,7 | 1,1058 | 9,8133 | 2,5850 | 8,1150 | 12,7340 | 539,93 | 579,93 |
| 6 | 1,1360 | 10,0298 | 2,6382 | 8,0618 | 12,8681 | 537,70 | 577,70 |
| 6,3 | 1,1656 | 10,2383 | 2,6897 | 8,0103 | 12,9995 | 535,51 | 575,51 |
| 6,6 | 1,1946 | 10,4395 | 2,7395 | 7,9605 | 13,1283 | 533,35 | 573,35 |
| 6,9 | 1,2231 | 10,6337 | 2,7878 | 7,9122 | 13,2543 | 531,24 | 571,24 |
| 7,2 | 1,2511 | 10,8213 | 2,8347 | 7,8653 | 13,3778 | 529,16 | 569,16 |
| 7,5 | 1,2786 | 11,0029 | 2,8802 | 7,8198 | 13,4986 | 527,11 | 567,11 |
| 7,8 | 1,3056 | 11,1787 | 2,9245 | 7,7755 | 13,6170 | 525,09 | 565,09 |
| 8,1 | 1,3322 | 11,3490 | 2,9676 | 7,7324 | 13,7328 | 523,10 | 563,10 |
| 8,4 | 1,3585 | 11,5141 | 3,0096 | 7,6904 | 13,8462 | 521,14 | 561,14 |
| 8,7 | 1,3844 | 11,6743 | 3,0506 | 7,6494 | 13,9572 | 519,20 | 559,20 |
| 9 | 1,4099 | 11,8298 | 3,0906 | 7,6094 | 14,0658 | 517,29 | 557,29 |
| 9,3 | 1,4351 | 11,9808 | 3,1296 | 7,5704 | 14,1721 | 515,40 | 555,40 |
| 9,6 | 1,4600 | 12,1276 | 3,1679 | 7,5321 | 14,2762 | 513,53 | 553,53 |
| 9,9 | 1,4846 | 12,2703 | 3,2052 | 7,4948 | 14,3782 | 511,68 | 551,68 |
| 10,2 | 1,5089 | 12,4091 | 3,2418 | 7,4582 | 14,4779 | 509,85 | 549,85 |
| 10,5 | 1,5329 | 12,5442 | 3,2776 | 7,4224 | 14,5756 | 508,04 | 548,04 |
| 10,8 | 1,5567 | 12,6757 | 3,3128 | 7,3872 | 14,6713 | 506,25 | 546,25 |
| 11,1 | 1,5803 | 12,8039 | 3,3472 | 7,3528 | 14,7649 | 504,48 | 544,48 |
| 11,4 | 1,6036 | 12,9287 | 3,3810 | 7,3190 | 14,8566 | 502,72 | 542,72 |
| 11,7 | 1,6267 | 13,0503 | 3,4141 | 7,2859 | 14,9464 | 500,98 | 540,98 |
| 12 | 1,6495 | 13,1689 | 3,4467 | 7,2533 | 15,0343 | 499,26 | 539,26 |

Πίνακας 3.3-6: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 10,7 m/s, Συντελεστής z = 4,75765×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,8000 | 13,8000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4168 | 1,1129 | 12,6871 | 12,9152 | 598,84 | 638,84 |
| 0,6 | 0,3506 | 3,4048 | 1,5248 | 12,2752 | 12,7386 | 590,44 | 630,44 |
| 0,9 | 0,4300 | 4,1541 | 1,8243 | 11,9757 | 12,6757 | 584,08 | 624,08 |
| 1,2 | 0,4972 | 4,7784 | 2,0665 | 11,7335 | 12,6692 | 578,77 | 618,77 |
| 1,5 | 0,5566 | 5,3222 | 2,2727 | 11,5273 | 12,6966 | 574,10 | 614,10 |
| 1,8 | 0,6105 | 5,8080 | 2,4537 | 11,3463 | 12,7464 | 569,89 | 609,89 |
| 2,1 | 0,6602 | 6,2497 | 2,6158 | 11,1842 | 12,8119 | 566,02 | 606,02 |
| 2,4 | 0,7067 | 6,6560 | 2,7631 | 11,0369 | 12,8886 | 562,42 | 602,42 |
| 2,7 | 0,7505 | 7,0332 | 2,8985 | 10,9015 | 12,9734 | 559,03 | 599,03 |
| 3 | 0,7921 | 7,3859 | 3,0239 | 10,7761 | 13,0642 | 555,82 | 595,82 |
| 3,3 | 0,8319 | 7,7174 | 3,1411 | 10,6589 | 13,1594 | 552,76 | 592,76 |
| 3,6 | 0,8700 | 8,0305 | 3,2510 | 10,5490 | 13,2578 | 549,83 | 589,83 |
| 3,9 | 0,9066 | 8,3273 | 3,3548 | 10,4452 | 13,3584 | 547,01 | 587,01 |
| 4,2 | 0,9421 | 8,6096 | 3,4531 | 10,3469 | 13,4605 | 544,28 | 584,28 |
| 4,5 | 0,9764 | 8,8788 | 3,5465 | 10,2535 | 13,5635 | 541,65 | 581,65 |
| 4,8 | 1,0097 | 9,1361 | 3,6356 | 10,1644 | 13,6669 | 539,09 | 579,09 |
| 5,1 | 1,0421 | 9,3827 | 3,7208 | 10,0792 | 13,7704 | 536,60 | 576,60 |
| 5,4 | 1,0736 | 9,6192 | 3,8025 | 9,9975 | 13,8737 | 534,17 | 574,17 |
| 5,7 | 1,1045 | 9,8466 | 3,8810 | 9,9190 | 13,9765 | 531,81 | 571,81 |
| 6 | 1,1346 | 10,0655 | 3,9565 | 9,8435 | 14,0787 | 529,49 | 569,49 |
| 6,3 | 1,1641 | 10,2766 | 4,0293 | 9,7707 | 14,1801 | 527,22 | 567,22 |
| 6,6 | 1,1930 | 10,4802 | 4,0996 | 9,7004 | 14,2805 | 525,00 | 565,00 |
| 6,9 | 1,2214 | 10,6769 | 4,1676 | 9,6324 | 14,3798 | 522,83 | 562,83 |
| 7,2 | 1,2492 | 10,8672 | 4,2335 | 9,5665 | 14,4780 | 520,69 | 560,69 |
| 7,5 | 1,2766 | 11,0513 | 4,2974 | 9,5026 | 14,5750 | 518,58 | 558,58 |
| 7,8 | 1,3035 | 11,2297 | 4,3594 | 9,4406 | 14,6707 | 516,51 | 556,51 |
| 8,1 | 1,3300 | 11,4026 | 4,4197 | 9,3803 | 14,7651 | 514,48 | 554,48 |
| 8,4 | 1,3561 | 11,5703 | 4,4783 | 9,3217 | 14,8582 | 512,47 | 552,47 |
| 8,7 | 1,3819 | 11,7332 | 4,5354 | 9,2646 | 14,9499 | 510,50 | 550,50 |
| 9 | 1,4073 | 11,8913 | 4,5910 | 9,2090 | 15,0403 | 508,55 | 548,55 |
| 9,3 | 1,4323 | 12,0451 | 4,6453 | 9,1547 | 15,1292 | 506,62 | 546,62 |
| 9,6 | 1,4571 | 12,1945 | 4,6982 | 9,1018 | 15,2168 | 504,72 | 544,72 |
| 9,9 | 1,4816 | 12,3400 | 4,7499 | 9,0501 | 15,3029 | 502,85 | 542,85 |
| 10,2 | 1,5057 | 12,4815 | 4,8004 | 8,9996 | 15,3877 | 500,99 | 540,99 |
| 10,5 | 1,5296 | 12,6194 | 4,8499 | 8,9501 | 15,4710 | 499,16 | 539,16 |
| 10,8 | 1,5533 | 12,7536 | 4,8982 | 8,9018 | 15,5530 | 497,35 | 537,35 |
| 11,1 | 1,5767 | 12,8845 | 4,9456 | 8,8544 | 15,6336 | 495,56 | 535,56 |
| 11,4 | 1,5998 | 13,0120 | 4,9920 | 8,8080 | 15,7129 | 493,78 | 533,78 |
| 11,7 | 1,6228 | 13,1365 | 5,0374 | 8,7626 | 15,7908 | 492,03 | 532,03 |
| 12 | 1,6455 | 13,2578 | 5,0820 | 8,7180 | 15,8674 | 490,29 | 530,29 |

Πίνακας 3.3-7: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 13,8 m/s, Συντελεστής z = 4,53636×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,1000 | 17,1000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4170 | 1,6395 | 15,4605 | 15,6483 | 596,14 | 636,14 |
| 0,6 | 0,3506 | 3,4054 | 2,2325 | 14,8675 | 15,2525 | 586,80 | 626,80 |
| 0,9 | 0,4300 | 4,1552 | 2,6591 | 14,4409 | 15,0268 | 579,79 | 619,79 |
| 1,2 | 0,4971 | 4,7802 | 3,0014 | 14,0986 | 14,8869 | 573,96 | 613,96 |
| 1,5 | 0,5565 | 5,3246 | 3,2909 | 13,8091 | 14,8001 | 568,88 | 608,88 |
| 1,8 | 0,6103 | 5,8113 | 3,5435 | 13,5565 | 14,7496 | 564,32 | 604,32 |
| 2,1 | 0,6601 | 6,2537 | 3,7686 | 13,3314 | 14,7254 | 560,15 | 600,15 |
| 2,4 | 0,7065 | 6,6609 | 3,9722 | 13,1278 | 14,7210 | 556,29 | 596,29 |
| 2,7 | 0,7503 | 7,0390 | 4,1585 | 12,9415 | 14,7319 | 552,67 | 592,67 |
| 3 | 0,7919 | 7,3926 | 4,3306 | 12,7694 | 14,7550 | 549,25 | 589,25 |
| 3,3 | 0,8316 | 7,7252 | 4,4906 | 12,6094 | 14,7877 | 546,01 | 586,01 |
| 3,6 | 0,8696 | 8,0393 | 4,6403 | 12,4597 | 14,8281 | 542,91 | 582,91 |
| 3,9 | 0,9063 | 8,3371 | 4,7812 | 12,3188 | 14,8749 | 539,94 | 579,94 |
| 4,2 | 0,9417 | 8,6205 | 4,9142 | 12,1858 | 14,9267 | 537,08 | 577,08 |
| 4,5 | 0,9759 | 8,8908 | 5,0403 | 12,0597 | 14,9828 | 534,32 | 574,32 |
| 4,8 | 1,0092 | 9,1493 | 5,1602 | 11,9398 | 15,0422 | 531,64 | 571,64 |
| 5,1 | 1,0415 | 9,3970 | 5,2746 | 11,8254 | 15,1044 | 529,05 | 569,05 |
| 5,4 | 1,0730 | 9,6348 | 5,3840 | 11,7160 | 15,1688 | 526,53 | 566,53 |
| 5,7 | 1,1038 | 9,8634 | 5,4888 | 11,6112 | 15,2350 | 524,07 | 564,07 |
| 6 | 1,1339 | 10,0835 | 5,5895 | 11,5105 | 15,3026 | 521,68 | 561,68 |
| 6,3 | 1,1633 | 10,2958 | 5,6864 | 11,4136 | 15,3712 | 519,34 | 559,34 |
| 6,6 | 1,1922 | 10,5007 | 5,7797 | 11,3203 | 15,4406 | 517,05 | 557,05 |
| 6,9 | 1,2205 | 10,6987 | 5,8699 | 11,2301 | 15,5106 | 514,81 | 554,81 |
| 7,2 | 1,2483 | 10,8902 | 5,9570 | 11,1430 | 15,5809 | 512,61 | 552,61 |
| 7,5 | 1,2756 | 11,0756 | 6,0413 | 11,0587 | 15,6514 | 510,45 | 550,45 |
| 7,8 | 1,3025 | 11,2553 | 6,1229 | 10,9771 | 15,7219 | 508,33 | 548,33 |
| 8,1 | 1,3289 | 11,4295 | 6,2022 | 10,8978 | 15,7923 | 506,25 | 546,25 |
| 8,4 | 1,3550 | 11,5986 | 6,2791 | 10,8209 | 15,8625 | 504,20 | 544,20 |
| 8,7 | 1,3807 | 11,7628 | 6,3539 | 10,7461 | 15,9324 | 502,18 | 542,18 |
| 9 | 1,4060 | 11,9223 | 6,4267 | 10,6733 | 16,0019 | 500,20 | 540,20 |
| 9,3 | 1,4310 | 12,0774 | 6,4975 | 10,6025 | 16,0710 | 498,24 | 538,24 |
| 9,6 | 1,4557 | 12,2283 | 6,5666 | 10,5334 | 16,1395 | 496,31 | 536,31 |
| 9,9 | 1,4801 | 12,3751 | 6,6339 | 10,4661 | 16,2075 | 494,40 | 534,40 |
| 10,2 | 1,5042 | 12,5180 | 6,6996 | 10,4004 | 16,2748 | 492,52 | 532,52 |
| 10,5 | 1,5280 | 12,6572 | 6,7638 | 10,3362 | 16,3414 | 490,67 | 530,67 |
| 10,8 | 1,5516 | 12,7929 | 6,8265 | 10,2735 | 16,4074 | 488,83 | 528,83 |
| 11,1 | 1,5749 | 12,9251 | 6,8878 | 10,2122 | 16,4727 | 487,02 | 527,02 |
| 11,4 | 1,5980 | 13,0541 | 6,9478 | 10,1522 | 16,5372 | 485,23 | 525,23 |
| 11,7 | 1,6209 | 13,1799 | 7,0064 | 10,0936 | 16,6009 | 483,46 | 523,46 |
| 12 | 1,6435 | 13,3027 | 7,0639 | 10,0361 | 16,6639 | 481,70 | 521,70 |

Πίνακας 3.3-8: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 17,1 m/s, Συντελεστής z = 4,42572×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,7000 | 20,7000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4170 | 2,3550 | 18,3450 | 18,5036 | 593,48 | 633,48 |
| 0,6 | 0,3506 | 3,4054 | 3,1839 | 17,5161 | 17,8440 | 583,24 | 623,24 |
| 0,9 | 0,4300 | 4,1552 | 3,7730 | 16,9270 | 17,4295 | 575,61 | 615,61 |
| 1,2 | 0,4971 | 4,7802 | 4,2415 | 16,4585 | 17,1387 | 569,30 | 609,30 |
| 1,5 | 0,5565 | 5,3246 | 4,6346 | 16,0654 | 16,9248 | 563,83 | 603,83 |
| 1,8 | 0,6103 | 5,8113 | 4,9755 | 15,7245 | 16,7640 | 558,94 | 598,94 |
| 2,1 | 0,6601 | 6,2537 | 5,2775 | 15,4225 | 16,6422 | 554,49 | 594,49 |
| 2,4 | 0,7065 | 6,6609 | 5,5493 | 15,1507 | 16,5502 | 550,39 | 590,39 |
| 2,7 | 0,7503 | 7,0390 | 5,7970 | 14,9030 | 16,4818 | 546,55 | 586,55 |
| 3 | 0,7919 | 7,3926 | 6,0247 | 14,6753 | 16,4322 | 542,94 | 582,94 |
| 3,3 | 0,8316 | 7,7252 | 6,2357 | 14,4643 | 16,3980 | 539,53 | 579,53 |
| 3,6 | 0,8696 | 8,0393 | 6,4324 | 14,2676 | 16,3767 | 536,27 | 576,27 |
| 3,9 | 0,9063 | 8,3371 | 6,6167 | 14,0833 | 16,3660 | 533,16 | 573,16 |
| 4,2 | 0,9417 | 8,6205 | 6,7903 | 13,9097 | 16,3644 | 530,17 | 570,17 |
| 4,5 | 0,9759 | 8,8908 | 6,9544 | 13,7456 | 16,3704 | 527,30 | 567,30 |
| 4,8 | 1,0092 | 9,1493 | 7,1100 | 13,5900 | 16,3829 | 524,52 | 564,52 |
| 5,1 | 1,0415 | 9,3970 | 7,2580 | 13,4420 | 16,4010 | 521,83 | 561,83 |
| 5,4 | 1,0730 | 9,6348 | 7,3991 | 13,3009 | 16,4238 | 519,22 | 559,22 |
| 5,7 | 1,1038 | 9,8634 | 7,5341 | 13,1659 | 16,4508 | 516,68 | 556,68 |
| 6 | 1,1339 | 10,0835 | 7,6634 | 13,0366 | 16,4812 | 514,21 | 554,21 |
| 6,3 | 1,1633 | 10,2958 | 7,7875 | 12,9125 | 16,5147 | 511,80 | 551,80 |
| 6,6 | 1,1922 | 10,5007 | 7,9069 | 12,7931 | 16,5508 | 509,45 | 549,45 |
| 6,9 | 1,2205 | 10,6987 | 8,0218 | 12,6782 | 16,5891 | 507,14 | 547,14 |
| 7,2 | 1,2483 | 10,8902 | 8,1327 | 12,5673 | 16,6293 | 504,89 | 544,89 |
| 7,5 | 1,2756 | 11,0756 | 8,2398 | 12,4602 | 16,6711 | 502,68 | 542,68 |
| 7,8 | 1,3025 | 11,2553 | 8,3434 | 12,3566 | 16,7143 | 500,52 | 540,52 |
| 8,1 | 1,3289 | 11,4295 | 8,4438 | 12,2562 | 16,7586 | 498,39 | 538,39 |
| 8,4 | 1,3550 | 11,5986 | 8,5410 | 12,1590 | 16,8038 | 496,30 | 536,30 |
| 8,7 | 1,3807 | 11,7628 | 8,6354 | 12,0646 | 16,8499 | 494,25 | 534,25 |
| 9 | 1,4060 | 11,9223 | 8,7270 | 11,9730 | 16,8966 | 492,23 | 532,23 |
| 9,3 | 1,4310 | 12,0774 | 8,8161 | 11,8839 | 16,9438 | 490,24 | 530,24 |
| 9,6 | 1,4557 | 12,2283 | 8,9028 | 11,7972 | 16,9913 | 488,28 | 528,28 |
| 9,9 | 1,4801 | 12,3751 | 8,9872 | 11,7128 | 17,0392 | 486,35 | 526,35 |
| 10,2 | 1,5042 | 12,5180 | 9,0694 | 11,6306 | 17,0872 | 484,44 | 524,44 |
| 10,5 | 1,5280 | 12,6572 | 9,1496 | 11,5504 | 17,1353 | 482,56 | 522,56 |
| 10,8 | 1,5516 | 12,7929 | 9,2278 | 11,4722 | 17,1834 | 480,71 | 520,71 |
| 11,1 | 1,5749 | 12,9251 | 9,3042 | 11,3958 | 17,2315 | 478,88 | 518,88 |
| 11,4 | 1,5980 | 13,0541 | 9,3788 | 11,3212 | 17,2794 | 477,07 | 517,07 |
| 11,7 | 1,6209 | 13,1799 | 9,4518 | 11,2482 | 17,3272 | 475,28 | 515,28 |
| 12 | 1,6435 | 13,3027 | 9,5231 | 11,1769 | 17,3748 | 473,51 | 513,51 |

Πίνακας 3.3-9: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 20,7 m/s, Συντελεστής z = 4,42572×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,4000 | 24,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4172 | 3,1369 | 21,2631 | 21,4000 | 590,96 | 630,96 |
| 0,6 | 0,3506 | 3,4061 | 4,2162 | 20,1838 | 20,4691 | 579,87 | 619,87 |
| 0,9 | 0,4299 | 4,1564 | 4,9756 | 19,4244 | 19,8641 | 571,65 | 611,65 |
| 1,2 | 0,4970 | 4,7820 | 5,5749 | 18,8251 | 19,4230 | 564,89 | 604,89 |
| 1,5 | 0,5564 | 5,3271 | 6,0748 | 18,3252 | 19,0838 | 559,05 | 599,05 |
| 1,8 | 0,6102 | 5,8145 | 6,5059 | 17,8941 | 18,8151 | 553,86 | 593,86 |
| 2,1 | 0,6599 | 6,2578 | 6,8862 | 17,5138 | 18,5982 | 549,14 | 589,14 |
| 2,4 | 0,7063 | 6,6658 | 7,2272 | 17,1728 | 18,4212 | 544,80 | 584,80 |
| 2,7 | 0,7501 | 7,0449 | 7,5366 | 16,8634 | 18,2758 | 540,76 | 580,76 |
| 3 | 0,7916 | 7,3994 | 7,8202 | 16,5798 | 18,1560 | 536,97 | 576,97 |
| 3,3 | 0,8313 | 7,7329 | 8,0821 | 16,3179 | 18,0575 | 533,39 | 573,39 |
| 3,6 | 0,8693 | 8,0481 | 8,3256 | 16,0744 | 17,9766 | 529,99 | 569,99 |
| 3,9 | 0,9059 | 8,3470 | 8,5532 | 15,8468 | 17,9107 | 526,75 | 566,75 |
| 4,2 | 0,9412 | 8,6315 | 8,7670 | 15,6330 | 17,8576 | 523,64 | 563,64 |
| 4,5 | 0,9755 | 8,9029 | 8,9685 | 15,4315 | 17,8155 | 520,65 | 560,65 |
| 4,8 | 1,0087 | 9,1625 | 9,1593 | 15,2407 | 17,7829 | 517,77 | 557,77 |
| 5,1 | 1,0410 | 9,4114 | 9,3403 | 15,0597 | 17,7586 | 514,99 | 554,99 |
| 5,4 | 1,0724 | 9,6503 | 9,5126 | 14,8874 | 17,7416 | 512,29 | 552,29 |
| 5,7 | 1,1032 | 9,8802 | 9,6771 | 14,7229 | 17,7308 | 509,68 | 549,68 |
| 6 | 1,1332 | 10,1015 | 9,8343 | 14,5657 | 17,7257 | 507,14 | 547,14 |
| 6,3 | 1,1626 | 10,3150 | 9,9850 | 14,4150 | 17,7255 | 504,66 | 544,66 |
| 6,6 | 1,1914 | 10,5212 | 10,1296 | 14,2704 | 17,7296 | 502,24 | 542,24 |
| 6,9 | 1,2196 | 10,7205 | 10,2687 | 14,1313 | 17,7376 | 499,89 | 539,89 |
| 7,2 | 1,2474 | 10,9133 | 10,4026 | 13,9974 | 17,7490 | 497,58 | 537,58 |
| 7,5 | 1,2746 | 11,1000 | 10,5318 | 13,8682 | 17,7634 | 495,32 | 535,32 |
| 7,8 | 1,3014 | 11,2811 | 10,6566 | 13,7434 | 17,7804 | 493,11 | 533,11 |
| 8,1 | 1,3278 | 11,4566 | 10,7772 | 13,6228 | 17,7998 | 490,95 | 530,95 |
| 8,4 | 1,3538 | 11,6271 | 10,8940 | 13,5060 | 17,8213 | 488,82 | 528,82 |
| 8,7 | 1,3794 | 11,7926 | 11,0072 | 13,3928 | 17,8447 | 486,73 | 526,73 |
| 9 | 1,4047 | 11,9535 | 11,1169 | 13,2831 | 17,8697 | 484,68 | 524,68 |
| 9,3 | 1,4296 | 12,1099 | 11,2235 | 13,1765 | 17,8961 | 482,66 | 522,66 |
| 9,6 | 1,4542 | 12,2622 | 11,3270 | 13,0730 | 17,9238 | 480,67 | 520,67 |
| 9,9 | 1,4786 | 12,4104 | 11,4277 | 12,9723 | 17,9526 | 478,71 | 518,71 |
| 10,2 | 1,5026 | 12,5547 | 11,5257 | 12,8743 | 17,9824 | 476,78 | 516,78 |
| 10,5 | 1,5264 | 12,6953 | 11,6212 | 12,7788 | 18,0130 | 474,88 | 514,88 |
| 10,8 | 1,5499 | 12,8324 | 11,7142 | 12,6858 | 18,0443 | 473,01 | 513,01 |
| 11,1 | 1,5731 | 12,9660 | 11,8050 | 12,5950 | 18,0763 | 471,16 | 511,16 |
| 11,4 | 1,5961 | 13,0964 | 11,8935 | 12,5065 | 18,1088 | 469,33 | 509,33 |
| 11,7 | 1,6189 | 13,2236 | 11,9800 | 12,4200 | 18,1417 | 467,53 | 507,53 |
| 12 | 1,6415 | 13,3478 | 12,0645 | 12,3355 | 18,1750 | 465,75 | 505,75 |

Πίνακας 3.3-10: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 24,4 m/s, Συντελεστής z = 4,31508×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4000 | 28,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4172 | 4,1620 | 24,2380 | 24,3582 | 588,47 | 628,47 |
| 0,6 | 0,3506 | 3,4061 | 5,5546 | 22,8454 | 23,0979 | 576,57 | 616,57 |
| 0,9 | 0,4299 | 4,1564 | 6,5226 | 21,8774 | 22,2687 | 567,81 | 607,81 |
| 1,2 | 0,4970 | 4,7820 | 7,2798 | 21,1202 | 21,6548 | 560,63 | 600,63 |
| 1,5 | 0,5564 | 5,3271 | 7,9070 | 20,4930 | 21,1740 | 554,46 | 594,46 |
| 1,8 | 0,6102 | 5,8145 | 8,4447 | 19,9553 | 20,7851 | 548,99 | 588,99 |
| 2,1 | 0,6599 | 6,2578 | 8,9165 | 19,4835 | 20,4638 | 544,03 | 584,03 |
| 2,4 | 0,7063 | 6,6658 | 9,3375 | 19,0625 | 20,1943 | 539,48 | 579,48 |
| 2,7 | 0,7501 | 7,0449 | 9,7181 | 18,6819 | 19,9661 | 535,26 | 575,26 |
| 3 | 0,7916 | 7,3994 | 10,0655 | 18,3345 | 19,7713 | 531,31 | 571,31 |
| 3,3 | 0,8313 | 7,7329 | 10,3852 | 18,0148 | 19,6043 | 527,59 | 567,59 |
| 3,6 | 0,8693 | 8,0481 | 10,6816 | 17,7184 | 19,4606 | 524,06 | 564,06 |
| 3,9 | 0,9059 | 8,3470 | 10,9577 | 17,4423 | 19,3366 | 520,70 | 560,70 |
| 4,2 | 0,9412 | 8,6315 | 11,2164 | 17,1836 | 19,2297 | 517,48 | 557,48 |
| 4,5 | 0,9755 | 8,9029 | 11,4596 | 16,9404 | 19,1374 | 514,40 | 554,40 |
| 4,8 | 1,0087 | 9,1625 | 11,6891 | 16,7109 | 19,0579 | 511,43 | 551,43 |
| 5,1 | 1,0410 | 9,4114 | 11,9065 | 16,4935 | 18,9897 | 508,57 | 548,57 |
| 5,4 | 1,0724 | 9,6503 | 12,1130 | 16,2870 | 18,9313 | 505,80 | 545,80 |
| 5,7 | 1,1032 | 9,8802 | 12,3096 | 16,0904 | 18,8817 | 503,11 | 543,11 |
| 6 | 1,1332 | 10,1015 | 12,4972 | 15,9028 | 18,8398 | 500,51 | 540,51 |
| 6,3 | 1,1626 | 10,3150 | 12,6766 | 15,7234 | 18,8049 | 497,98 | 537,98 |
| 6,6 | 1,1914 | 10,5212 | 12,8486 | 15,5514 | 18,7761 | 495,51 | 535,51 |
| 6,9 | 1,2196 | 10,7205 | 13,0136 | 15,3864 | 18,7529 | 493,10 | 533,10 |
| 7,2 | 1,2474 | 10,9133 | 13,1723 | 15,2277 | 18,7346 | 490,75 | 530,75 |
| 7,5 | 1,2746 | 11,1000 | 13,3251 | 15,0749 | 18,7207 | 488,45 | 528,45 |
| 7,8 | 1,3014 | 11,2811 | 13,4724 | 14,9276 | 18,7109 | 486,21 | 526,21 |
| 8,1 | 1,3278 | 11,4566 | 13,6146 | 14,7854 | 18,7046 | 484,00 | 524,00 |
| 8,4 | 1,3538 | 11,6271 | 13,7520 | 14,6480 | 18,7016 | 481,84 | 521,84 |
| 8,7 | 1,3794 | 11,7926 | 13,8850 | 14,5150 | 18,7016 | 479,72 | 519,72 |
| 9 | 1,4047 | 11,9535 | 14,0139 | 14,3861 | 18,7042 | 477,64 | 517,64 |
| 9,3 | 1,4296 | 12,1099 | 14,1388 | 14,2612 | 18,7092 | 475,60 | 515,60 |
| 9,6 | 1,4542 | 12,2622 | 14,2600 | 14,1400 | 18,7163 | 473,59 | 513,59 |
| 9,9 | 1,4786 | 12,4104 | 14,3777 | 14,0223 | 18,7254 | 471,61 | 511,61 |
| 10,2 | 1,5026 | 12,5547 | 14,4922 | 13,9078 | 18,7363 | 469,66 | 509,66 |
| 10,5 | 1,5264 | 12,6953 | 14,6035 | 13,7965 | 18,7487 | 467,74 | 507,74 |
| 10,8 | 1,5499 | 12,8324 | 14,7119 | 13,6881 | 18,7626 | 465,85 | 505,85 |
| 11,1 | 1,5731 | 12,9660 | 14,8175 | 13,5825 | 18,7777 | 463,99 | 503,99 |
| 11,4 | 1,5961 | 13,0964 | 14,9204 | 13,4796 | 18,7940 | 462,15 | 502,15 |
| 11,7 | 1,6189 | 13,2236 | 15,0208 | 13,3792 | 18,8114 | 460,33 | 500,33 |
| 12 | 1,6415 | 13,3478 | 15,1188 | 13,2812 | 18,8296 | 458,54 | 498,54 |

Πίνακας 3.3-11: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0025 m και μάζας m = 0,000176715 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 28,4 m/s, Συντελεστής z = 4,31508×10-6 kg/m

Σχήμα 3.3-1: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 0,2 m/s

Σχήμα 3.3-2: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 1,5 m/s

Σχήμα 3.3-3: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 3,3 m/s

Σχήμα 3.3-4: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 5,4 m/s

Σχήμα 3.3-5: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 7,9 m/s

Σχήμα 3.3-6: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 10,7 m/s

Σχήμα 3.3-7: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 13,8 m/s

Σχήμα 3.3-8: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 17,1 m/s

Σχήμα 3.3-9: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 20,7 m/s

Σχήμα 3.3-10: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 24,4 m/s

Σχήμα 3.3-11: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0025 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 28,4 m/s

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2484 | 2,3942 | 0,0009 | 0,1991 | 2,4025 | 616,15 | 656,15 |
| 0,6 | 0,3529 | 3,3417 | 0,0012 | 0,1988 | 3,3476 | 613,37 | 653,37 |
| 0,9 | 0,4341 | 4,0399 | 0,0015 | 0,1985 | 4,0447 | 610,87 | 650,87 |
| 1,2 | 0,5034 | 4,6051 | 0,0018 | 0,1982 | 4,6093 | 608,52 | 648,52 |
| 1,5 | 0,5653 | 5,0833 | 0,0020 | 0,1980 | 5,0871 | 606,29 | 646,29 |
| 1,8 | 0,6220 | 5,4984 | 0,0022 | 0,1978 | 5,5020 | 604,15 | 644,15 |
| 2,1 | 0,6748 | 5,8650 | 0,0024 | 0,1976 | 5,8683 | 602,07 | 642,07 |
| 2,4 | 0,7246 | 6,1925 | 0,0025 | 0,1975 | 6,1957 | 600,05 | 640,05 |
| 2,7 | 0,7719 | 6,4878 | 0,0027 | 0,1973 | 6,4908 | 598,08 | 638,08 |
| 3 | 0,8172 | 6,7559 | 0,0029 | 0,1971 | 6,7588 | 596,14 | 636,14 |
| 3,3 | 0,8608 | 7,0006 | 0,0030 | 0,1970 | 7,0034 | 594,24 | 634,24 |
| 3,6 | 0,9029 | 7,2250 | 0,0032 | 0,1968 | 7,2277 | 592,38 | 632,38 |
| 3,9 | 0,9439 | 7,4315 | 0,0033 | 0,1967 | 7,4341 | 590,54 | 630,54 |
| 4,2 | 0,9837 | 7,6222 | 0,0034 | 0,1966 | 7,6247 | 588,72 | 628,72 |
| 4,5 | 1,0226 | 7,7986 | 0,0036 | 0,1964 | 7,8011 | 586,93 | 626,93 |
| 4,8 | 1,0607 | 7,9623 | 0,0037 | 0,1963 | 7,9647 | 585,16 | 625,16 |
| 5,1 | 1,0980 | 8,1145 | 0,0038 | 0,1962 | 8,1169 | 583,41 | 623,41 |
| 5,4 | 1,1347 | 8,2562 | 0,0039 | 0,1961 | 8,2585 | 581,68 | 621,68 |
| 5,7 | 1,1707 | 8,3883 | 0,0041 | 0,1959 | 8,3906 | 579,96 | 619,96 |
| 6 | 1,2062 | 8,5117 | 0,0042 | 0,1958 | 8,5139 | 578,26 | 618,26 |
| 6,3 | 1,2412 | 8,6271 | 0,0043 | 0,1957 | 8,6293 | 576,57 | 616,57 |
| 6,6 | 1,2758 | 8,7350 | 0,0044 | 0,1956 | 8,7372 | 574,90 | 614,90 |
| 6,9 | 1,3099 | 8,8362 | 0,0045 | 0,1955 | 8,8384 | 573,24 | 613,24 |
| 7,2 | 1,3437 | 8,9311 | 0,0047 | 0,1953 | 8,9332 | 571,59 | 611,59 |
| 7,5 | 1,3771 | 9,0201 | 0,0048 | 0,1952 | 9,0222 | 569,95 | 609,95 |
| 7,8 | 1,4102 | 9,1037 | 0,0049 | 0,1951 | 9,1058 | 568,32 | 608,32 |
| 8,1 | 1,4430 | 9,1823 | 0,0050 | 0,1950 | 9,1843 | 566,71 | 606,71 |
| 8,4 | 1,4756 | 9,2562 | 0,0051 | 0,1949 | 9,2582 | 565,10 | 605,10 |
| 8,7 | 1,5079 | 9,3257 | 0,0052 | 0,1948 | 9,3277 | 563,51 | 603,51 |
| 9 | 1,5399 | 9,3911 | 0,0053 | 0,1947 | 9,3931 | 561,92 | 601,92 |
| 9,3 | 1,5717 | 9,4527 | 0,0054 | 0,1946 | 9,4547 | 560,34 | 600,34 |
| 9,6 | 1,6034 | 9,5108 | 0,0055 | 0,1945 | 9,5128 | 558,77 | 598,77 |
| 9,9 | 1,6348 | 9,5655 | 0,0056 | 0,1944 | 9,5675 | 557,21 | 597,21 |
| 10,2 | 1,6661 | 9,6171 | 0,0057 | 0,1943 | 9,6191 | 555,66 | 595,66 |
| 10,5 | 1,6972 | 9,6658 | 0,0058 | 0,1942 | 9,6677 | 554,11 | 594,11 |
| 10,8 | 1,7282 | 9,7117 | 0,0059 | 0,1941 | 9,7137 | 552,57 | 592,57 |
| 11,1 | 1,7590 | 9,7551 | 0,0061 | 0,1939 | 9,7570 | 551,04 | 591,04 |
| 11,4 | 1,7897 | 9,7960 | 0,0062 | 0,1938 | 9,7979 | 549,51 | 589,51 |
| 11,7 | 1,8203 | 9,8346 | 0,0063 | 0,1937 | 9,8365 | 547,99 | 587,99 |
| 12 | 1,8507 | 9,8711 | 0,0064 | 0,1936 | 9,8730 | 546,48 | 586,48 |

Πίνακας 3.3-12: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 0,2 m/s, Συντελεστής z = 2,70854×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2478 | 2,4117 | 0,0218 | 1,4782 | 2,8287 | 614,70 | 654,70 |
| 0,6 | 0,3511 | 3,3906 | 0,0307 | 1,4693 | 3,6953 | 611,74 | 651,74 |
| 0,9 | 0,4309 | 4,1283 | 0,0375 | 1,4625 | 4,3797 | 609,15 | 649,15 |
| 1,2 | 0,4986 | 4,7390 | 0,0432 | 1,4568 | 4,9579 | 606,77 | 646,77 |
| 1,5 | 0,5585 | 5,2675 | 0,0482 | 1,4518 | 5,4639 | 604,52 | 644,52 |
| 1,8 | 0,6130 | 5,7368 | 0,0528 | 1,4472 | 5,9165 | 602,37 | 642,37 |
| 2,1 | 0,6634 | 6,1607 | 0,0569 | 1,4431 | 6,3274 | 600,30 | 640,30 |
| 2,4 | 0,7106 | 6,5481 | 0,0608 | 1,4392 | 6,7044 | 598,30 | 638,30 |
| 2,7 | 0,7552 | 6,9055 | 0,0645 | 1,4355 | 7,0532 | 596,35 | 636,35 |
| 3 | 0,7977 | 7,2375 | 0,0679 | 1,4321 | 7,3778 | 594,45 | 634,45 |
| 3,3 | 0,8382 | 7,5476 | 0,0712 | 1,4288 | 7,6817 | 592,59 | 632,59 |
| 3,6 | 0,8772 | 7,8386 | 0,0744 | 1,4256 | 7,9672 | 590,77 | 630,77 |
| 3,9 | 0,9148 | 8,1127 | 0,0774 | 1,4226 | 8,2365 | 588,98 | 628,98 |
| 4,2 | 0,9512 | 8,3717 | 0,0803 | 1,4197 | 8,4912 | 587,22 | 627,22 |
| 4,5 | 0,9866 | 8,6171 | 0,0831 | 1,4169 | 8,7328 | 585,49 | 625,49 |
| 4,8 | 1,0209 | 8,8501 | 0,0859 | 1,4141 | 8,9624 | 583,78 | 623,78 |
| 5,1 | 1,0544 | 9,0719 | 0,0885 | 1,4115 | 9,1810 | 582,09 | 622,09 |
| 5,4 | 1,0871 | 9,2834 | 0,0911 | 1,4089 | 9,3897 | 580,43 | 620,43 |
| 5,7 | 1,1190 | 9,4853 | 0,0936 | 1,4064 | 9,5890 | 578,79 | 618,79 |
| 6 | 1,1503 | 9,6784 | 0,0961 | 1,4039 | 9,7797 | 577,16 | 617,16 |
| 6,3 | 1,1810 | 9,8634 | 0,0985 | 1,4015 | 9,9625 | 575,55 | 615,55 |
| 6,6 | 1,2112 | 10,0407 | 0,1008 | 1,3992 | 10,1377 | 573,96 | 613,96 |
| 6,9 | 1,2408 | 10,2109 | 0,1031 | 1,3969 | 10,3060 | 572,39 | 612,39 |
| 7,2 | 1,2700 | 10,3743 | 0,1053 | 1,3947 | 10,4677 | 570,83 | 610,83 |
| 7,5 | 1,2987 | 10,5315 | 0,1076 | 1,3924 | 10,6232 | 569,28 | 609,28 |
| 7,8 | 1,3269 | 10,6828 | 0,1097 | 1,3903 | 10,7729 | 567,75 | 607,75 |
| 8,1 | 1,3548 | 10,8285 | 0,1119 | 1,3881 | 10,9171 | 566,23 | 606,23 |
| 8,4 | 1,3824 | 10,9688 | 0,1140 | 1,3860 | 11,0560 | 564,72 | 604,72 |
| 8,7 | 1,4095 | 11,1042 | 0,1160 | 1,3840 | 11,1901 | 563,22 | 603,22 |
| 9 | 1,4364 | 11,2348 | 0,1181 | 1,3819 | 11,3195 | 561,74 | 601,74 |
| 9,3 | 1,4629 | 11,3609 | 0,1201 | 1,3799 | 11,4444 | 560,27 | 600,27 |
| 9,6 | 1,4892 | 11,4826 | 0,1221 | 1,3779 | 11,5650 | 558,80 | 598,80 |
| 9,9 | 1,5152 | 11,6003 | 0,1240 | 1,3760 | 11,6817 | 557,35 | 597,35 |
| 10,2 | 1,5409 | 11,7141 | 0,1259 | 1,3741 | 11,7944 | 555,91 | 595,91 |
| 10,5 | 1,5664 | 11,8242 | 0,1278 | 1,3722 | 11,9035 | 554,47 | 594,47 |
| 10,8 | 1,5917 | 11,9306 | 0,1297 | 1,3703 | 12,0091 | 553,05 | 593,05 |
| 11,1 | 1,6167 | 12,0337 | 0,1316 | 1,3684 | 12,1113 | 551,63 | 591,63 |
| 11,4 | 1,6415 | 12,1335 | 0,1334 | 1,3666 | 12,2102 | 550,22 | 590,22 |
| 11,7 | 1,6662 | 12,2302 | 0,1353 | 1,3647 | 12,3061 | 548,82 | 588,82 |
| 12 | 1,6906 | 12,3238 | 0,1371 | 1,3629 | 12,3990 | 547,43 | 587,43 |

Πίνακας 3.3-13: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 1,5 m/s, Συντελεστής z = 1,21088×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3000 | 3,3000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4168 | 0,0675 | 3,2325 | 4,0361 | 612,51 | 652,51 |
| 0,6 | 0,3506 | 3,4049 | 0,0948 | 3,2052 | 4,6762 | 609,01 | 649,01 |
| 0,9 | 0,4300 | 4,1543 | 0,1155 | 3,1845 | 5,2344 | 606,12 | 646,12 |
| 1,2 | 0,4972 | 4,7787 | 0,1328 | 3,1672 | 5,7330 | 603,53 | 643,53 |
| 1,5 | 0,5565 | 5,3226 | 0,1480 | 3,1520 | 6,1859 | 601,13 | 641,13 |
| 1,8 | 0,6104 | 5,8086 | 0,1616 | 3,1384 | 6,6022 | 598,86 | 638,86 |
| 2,1 | 0,6602 | 6,2504 | 0,1741 | 3,1259 | 6,9884 | 596,70 | 636,70 |
| 2,4 | 0,7067 | 6,6568 | 0,1857 | 3,1143 | 7,3493 | 594,63 | 634,63 |
| 2,7 | 0,7505 | 7,0342 | 0,1965 | 3,1035 | 7,6884 | 592,62 | 632,62 |
| 3 | 0,7921 | 7,3870 | 0,2067 | 3,0933 | 8,0085 | 590,67 | 630,67 |
| 3,3 | 0,8318 | 7,7187 | 0,2164 | 3,0836 | 8,3118 | 588,77 | 628,77 |
| 3,6 | 0,8699 | 8,0320 | 0,2256 | 3,0744 | 8,6002 | 586,92 | 626,92 |
| 3,9 | 0,9066 | 8,3289 | 0,2345 | 3,0655 | 8,8752 | 585,11 | 625,11 |
| 4,2 | 0,9420 | 8,6114 | 0,2430 | 3,0570 | 9,1379 | 583,33 | 623,33 |
| 4,5 | 0,9763 | 8,8808 | 0,2511 | 3,0489 | 9,3896 | 581,58 | 621,58 |
| 4,8 | 1,0096 | 9,1383 | 0,2590 | 3,0410 | 9,6310 | 579,86 | 619,86 |
| 5,1 | 1,0420 | 9,3850 | 0,2667 | 3,0333 | 9,8631 | 578,17 | 618,17 |
| 5,4 | 1,0735 | 9,6218 | 0,2741 | 3,0259 | 10,0864 | 576,51 | 616,51 |
| 5,7 | 1,1044 | 9,8494 | 0,2813 | 3,0187 | 10,3016 | 574,86 | 614,86 |
| 6 | 1,1345 | 10,0685 | 0,2883 | 3,0117 | 10,5093 | 573,24 | 613,24 |
| 6,3 | 1,1640 | 10,2798 | 0,2951 | 3,0049 | 10,7099 | 571,64 | 611,64 |
| 6,6 | 1,1929 | 10,4836 | 0,3017 | 2,9983 | 10,9039 | 570,06 | 610,06 |
| 6,9 | 1,2212 | 10,6805 | 0,3082 | 2,9918 | 11,0916 | 568,49 | 608,49 |
| 7,2 | 1,2491 | 10,8710 | 0,3146 | 2,9854 | 11,2735 | 566,95 | 606,95 |
| 7,5 | 1,2764 | 11,0553 | 0,3208 | 2,9792 | 11,4497 | 565,42 | 605,42 |
| 7,8 | 1,3033 | 11,2339 | 0,3269 | 2,9731 | 11,6207 | 563,90 | 603,90 |
| 8,1 | 1,3298 | 11,4071 | 0,3329 | 2,9671 | 11,7866 | 562,40 | 602,40 |
| 8,4 | 1,3559 | 11,5750 | 0,3388 | 2,9612 | 11,9478 | 560,91 | 600,91 |
| 8,7 | 1,3817 | 11,7381 | 0,3445 | 2,9555 | 12,1044 | 559,44 | 599,44 |
| 9 | 1,4071 | 11,8965 | 0,3502 | 2,9498 | 12,2567 | 557,98 | 597,98 |
| 9,3 | 1,4321 | 12,0504 | 0,3557 | 2,9443 | 12,4049 | 556,53 | 596,53 |
| 9,6 | 1,4569 | 12,2002 | 0,3612 | 2,9388 | 12,5491 | 555,09 | 595,09 |
| 9,9 | 1,4813 | 12,3458 | 0,3666 | 2,9334 | 12,6895 | 553,66 | 593,66 |
| 10,2 | 1,5055 | 12,4876 | 0,3719 | 2,9281 | 12,8263 | 552,25 | 592,25 |
| 10,5 | 1,5294 | 12,6257 | 0,3771 | 2,9229 | 12,9596 | 550,84 | 590,84 |
| 10,8 | 1,5530 | 12,7602 | 0,3823 | 2,9177 | 13,0895 | 549,45 | 589,45 |
| 11,1 | 1,5764 | 12,8912 | 0,3874 | 2,9126 | 13,2162 | 548,06 | 588,06 |
| 11,4 | 1,5995 | 13,0190 | 0,3924 | 2,9076 | 13,3398 | 546,69 | 586,69 |
| 11,7 | 1,6225 | 13,1437 | 0,3973 | 2,9027 | 13,4604 | 545,32 | 585,32 |
| 12 | 1,6452 | 13,2653 | 0,4022 | 2,8978 | 13,5781 | 543,96 | 583,96 |

Πίνακας 3.3-14: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 3,3 m/s, Συντελεστής z = 7,80697×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,4000 | 5,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4170 | 0,1757 | 5,2243 | 5,7563 | 610,27 | 650,27 |
| 0,6 | 0,3506 | 3,4053 | 0,2454 | 5,1546 | 6,1778 | 606,07 | 646,07 |
| 0,9 | 0,4300 | 4,1550 | 0,2979 | 5,1021 | 6,5799 | 602,72 | 642,72 |
| 1,2 | 0,4971 | 4,7799 | 0,3415 | 5,0585 | 6,9596 | 599,79 | 639,79 |
| 1,5 | 0,5565 | 5,3242 | 0,3794 | 5,0206 | 7,3180 | 597,14 | 637,14 |
| 1,8 | 0,6104 | 5,8107 | 0,4133 | 4,9867 | 7,6571 | 594,67 | 634,67 |
| 2,1 | 0,6601 | 6,2531 | 0,4442 | 4,9558 | 7,9787 | 592,34 | 632,34 |
| 2,4 | 0,7066 | 6,6601 | 0,4728 | 4,9272 | 8,2846 | 590,11 | 630,11 |
| 2,7 | 0,7504 | 7,0381 | 0,4994 | 4,9006 | 8,5762 | 587,98 | 627,98 |
| 3 | 0,7919 | 7,3915 | 0,5244 | 4,8756 | 8,8547 | 585,93 | 625,93 |
| 3,3 | 0,8316 | 7,7239 | 0,5480 | 4,8520 | 9,1214 | 583,93 | 623,93 |
| 3,6 | 0,8697 | 8,0378 | 0,5704 | 4,8296 | 9,3772 | 581,99 | 621,99 |
| 3,9 | 0,9063 | 8,3355 | 0,5918 | 4,8082 | 9,6229 | 580,10 | 620,10 |
| 4,2 | 0,9417 | 8,6187 | 0,6123 | 4,7877 | 9,8592 | 578,26 | 618,26 |
| 4,5 | 0,9760 | 8,8888 | 0,6320 | 4,7680 | 10,0869 | 576,45 | 616,45 |
| 4,8 | 1,0093 | 9,1471 | 0,6509 | 4,7491 | 10,3065 | 574,67 | 614,67 |
| 5,1 | 1,0416 | 9,3946 | 0,6692 | 4,7308 | 10,5185 | 572,93 | 612,93 |
| 5,4 | 1,0731 | 9,6322 | 0,6869 | 4,7131 | 10,7234 | 571,22 | 611,22 |
| 5,7 | 1,1039 | 9,8606 | 0,7040 | 4,6960 | 10,9217 | 569,54 | 609,54 |
| 6 | 1,1340 | 10,0805 | 0,7206 | 4,6794 | 11,1136 | 567,88 | 607,88 |
| 6,3 | 1,1635 | 10,2926 | 0,7368 | 4,6632 | 11,2997 | 566,24 | 606,24 |
| 6,6 | 1,1923 | 10,4972 | 0,7525 | 4,6475 | 11,4800 | 564,62 | 604,62 |
| 6,9 | 1,2206 | 10,6950 | 0,7679 | 4,6321 | 11,6551 | 563,03 | 603,03 |
| 7,2 | 1,2484 | 10,8863 | 0,7828 | 4,6172 | 11,8250 | 561,45 | 601,45 |
| 7,5 | 1,2758 | 11,0716 | 0,7974 | 4,6026 | 11,9901 | 559,90 | 599,90 |
| 7,8 | 1,3026 | 11,2510 | 0,8117 | 4,5883 | 12,1506 | 558,36 | 598,36 |
| 8,1 | 1,3291 | 11,4250 | 0,8257 | 4,5743 | 12,3068 | 556,83 | 596,83 |
| 8,4 | 1,3552 | 11,5939 | 0,8393 | 4,5607 | 12,4587 | 555,32 | 595,32 |
| 8,7 | 1,3809 | 11,7579 | 0,8527 | 4,5473 | 12,6065 | 553,83 | 593,83 |
| 9 | 1,4062 | 11,9172 | 0,8659 | 4,5341 | 12,7506 | 552,35 | 592,35 |
| 9,3 | 1,4312 | 12,0720 | 0,8788 | 4,5212 | 12,8909 | 550,88 | 590,88 |
| 9,6 | 1,4559 | 12,2226 | 0,8914 | 4,5086 | 13,0277 | 549,43 | 589,43 |
| 9,9 | 1,4803 | 12,3692 | 0,9039 | 4,4961 | 13,1610 | 547,99 | 587,99 |
| 10,2 | 1,5044 | 12,5119 | 0,9161 | 4,4839 | 13,2911 | 546,56 | 586,56 |
| 10,5 | 1,5283 | 12,6509 | 0,9281 | 4,4719 | 13,4180 | 545,14 | 585,14 |
| 10,8 | 1,5519 | 12,7863 | 0,9399 | 4,4601 | 13,5419 | 543,74 | 583,74 |
| 11,1 | 1,5752 | 12,9183 | 0,9516 | 4,4484 | 13,6628 | 542,34 | 582,34 |
| 11,4 | 1,5983 | 13,0471 | 0,9631 | 4,4369 | 13,7809 | 540,96 | 580,96 |
| 11,7 | 1,6212 | 13,1727 | 0,9744 | 4,4256 | 13,8962 | 539,58 | 579,58 |
| 12 | 1,6439 | 13,2952 | 0,9855 | 4,4145 | 14,0089 | 538,22 | 578,22 |

Πίνακας 3.3-15: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 5,4 m/s, Συντελεστής z = 7,67951×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,9000 | 7,9000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4174 | 0,3543 | 7,5457 | 7,9235 | 607,97 | 647,97 |
| 0,6 | 0,3506 | 3,4065 | 0,4924 | 7,4076 | 8,1533 | 602,97 | 642,97 |
| 0,9 | 0,4299 | 4,1572 | 0,5954 | 7,3046 | 8,4047 | 599,07 | 639,07 |
| 1,2 | 0,4970 | 4,7832 | 0,6803 | 7,2197 | 8,6604 | 595,73 | 635,73 |
| 1,5 | 0,5563 | 5,3287 | 0,7538 | 7,1462 | 8,9142 | 592,75 | 632,75 |
| 1,8 | 0,6102 | 5,8166 | 0,8192 | 7,0808 | 9,1636 | 590,01 | 630,01 |
| 2,1 | 0,6598 | 6,2605 | 0,8785 | 7,0215 | 9,4072 | 587,45 | 627,45 |
| 2,4 | 0,7062 | 6,6691 | 0,9329 | 6,9671 | 9,6445 | 585,03 | 625,03 |
| 2,7 | 0,7500 | 7,0487 | 0,9835 | 6,9165 | 9,8753 | 582,72 | 622,72 |
| 3 | 0,7915 | 7,4039 | 1,0309 | 6,8691 | 10,0997 | 580,51 | 620,51 |
| 3,3 | 0,8311 | 7,7381 | 1,0754 | 6,8246 | 10,3176 | 578,39 | 618,39 |
| 3,6 | 0,8691 | 8,0539 | 1,1176 | 6,7824 | 10,5293 | 576,33 | 616,33 |
| 3,9 | 0,9057 | 8,3536 | 1,1578 | 6,7422 | 10,7350 | 574,33 | 614,33 |
| 4,2 | 0,9410 | 8,6388 | 1,1961 | 6,7039 | 10,9349 | 572,39 | 612,39 |
| 4,5 | 0,9752 | 8,9110 | 1,2328 | 6,6672 | 11,1291 | 570,49 | 610,49 |
| 4,8 | 1,0083 | 9,1714 | 1,2680 | 6,6320 | 11,3180 | 568,63 | 608,63 |
| 5,1 | 1,0406 | 9,4210 | 1,3019 | 6,5981 | 11,5018 | 566,82 | 606,82 |
| 5,4 | 1,0721 | 9,6607 | 1,3346 | 6,5654 | 11,6805 | 565,04 | 605,04 |
| 5,7 | 1,1027 | 9,8914 | 1,3661 | 6,5339 | 11,8546 | 563,29 | 603,29 |
| 6 | 1,1327 | 10,1136 | 1,3967 | 6,5033 | 12,0240 | 561,57 | 601,57 |
| 6,3 | 1,1621 | 10,3279 | 1,4264 | 6,4736 | 12,1891 | 559,89 | 599,89 |
| 6,6 | 1,1908 | 10,5349 | 1,4552 | 6,4448 | 12,3499 | 558,22 | 598,22 |
| 6,9 | 1,2190 | 10,7351 | 1,4832 | 6,4168 | 12,5067 | 556,58 | 596,58 |
| 7,2 | 1,2467 | 10,9288 | 1,5104 | 6,3896 | 12,6596 | 554,96 | 594,96 |
| 7,5 | 1,2740 | 11,1164 | 1,5370 | 6,3630 | 12,8087 | 553,37 | 593,37 |
| 7,8 | 1,3007 | 11,2983 | 1,5629 | 6,3371 | 12,9541 | 551,79 | 591,79 |
| 8,1 | 1,3271 | 11,4747 | 1,5882 | 6,3118 | 13,0961 | 550,23 | 590,23 |
| 8,4 | 1,3530 | 11,6461 | 1,6129 | 6,2871 | 13,2347 | 548,69 | 588,69 |
| 8,7 | 1,3786 | 11,8125 | 1,6371 | 6,2629 | 13,3701 | 547,17 | 587,17 |
| 9 | 1,4038 | 11,9743 | 1,6607 | 6,2393 | 13,5023 | 545,67 | 585,67 |
| 9,3 | 1,4287 | 12,1317 | 1,6839 | 6,2161 | 13,6315 | 544,17 | 584,17 |
| 9,6 | 1,4533 | 12,2849 | 1,7066 | 6,1934 | 13,7578 | 542,70 | 582,70 |
| 9,9 | 1,4776 | 12,4340 | 1,7289 | 6,1711 | 13,8812 | 541,24 | 581,24 |
| 10,2 | 1,5015 | 12,5792 | 1,7507 | 6,1493 | 14,0018 | 539,79 | 579,79 |
| 10,5 | 1,5253 | 12,7208 | 1,7722 | 6,1278 | 14,1198 | 538,35 | 578,35 |
| 10,8 | 1,5487 | 12,8588 | 1,7932 | 6,1068 | 14,2352 | 536,93 | 576,93 |
| 11,1 | 1,5719 | 12,9934 | 1,8139 | 6,0861 | 14,3481 | 535,52 | 575,52 |
| 11,4 | 1,5949 | 13,1247 | 1,8343 | 6,0657 | 14,4586 | 534,12 | 574,12 |
| 11,7 | 1,6176 | 13,2529 | 1,8543 | 6,0457 | 14,5667 | 532,73 | 572,73 |
| 12 | 1,6402 | 13,3781 | 1,8740 | 6,0260 | 14,6726 | 531,35 | 571,35 |

Πίνακας 3.3-16: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 7,9 m/s, Συντελεστής z = 7,32899×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,7000 | 10,7000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4183 | 0,5765 | 10,1235 | 10,4083 | 605,70 | 645,70 |
| 0,6 | 0,3505 | 3,4090 | 0,7983 | 9,9017 | 10,4721 | 599,87 | 639,87 |
| 0,9 | 0,4297 | 4,1618 | 0,9625 | 9,7375 | 10,5896 | 595,40 | 635,40 |
| 1,2 | 0,4967 | 4,7903 | 1,0972 | 9,6028 | 10,7313 | 591,62 | 631,62 |
| 1,5 | 0,5560 | 5,3386 | 1,2132 | 9,4868 | 10,8858 | 588,27 | 628,27 |
| 1,8 | 0,6097 | 5,8296 | 1,3160 | 9,3840 | 11,0473 | 585,22 | 625,22 |
| 2,1 | 0,6593 | 6,2767 | 1,4089 | 9,2911 | 11,2126 | 582,40 | 622,40 |
| 2,4 | 0,7055 | 6,6888 | 1,4940 | 9,2060 | 11,3794 | 579,75 | 619,75 |
| 2,7 | 0,7491 | 7,0721 | 1,5727 | 9,1273 | 11,5465 | 577,24 | 617,24 |
| 3 | 0,7905 | 7,4312 | 1,6462 | 9,0538 | 11,7130 | 574,85 | 614,85 |
| 3,3 | 0,8300 | 7,7693 | 1,7152 | 8,9848 | 11,8781 | 572,56 | 612,56 |
| 3,6 | 0,8678 | 8,0893 | 1,7804 | 8,9196 | 12,0415 | 570,36 | 610,36 |
| 3,9 | 0,9042 | 8,3933 | 1,8422 | 8,8578 | 12,2028 | 568,23 | 608,23 |
| 4,2 | 0,9393 | 8,6829 | 1,9011 | 8,7989 | 12,3618 | 566,17 | 606,17 |
| 4,5 | 0,9733 | 8,9596 | 1,9573 | 8,7427 | 12,5183 | 564,16 | 604,16 |
| 4,8 | 1,0063 | 9,2246 | 2,0112 | 8,6888 | 12,6724 | 562,21 | 602,21 |
| 5,1 | 1,0384 | 9,4790 | 2,0629 | 8,6371 | 12,8238 | 560,30 | 600,30 |
| 5,4 | 1,0697 | 9,7236 | 2,1128 | 8,5872 | 12,9726 | 558,44 | 598,44 |
| 5,7 | 1,1001 | 9,9592 | 2,1608 | 8,5392 | 13,1188 | 556,61 | 596,61 |
| 6 | 1,1299 | 10,1864 | 2,2072 | 8,4928 | 13,2623 | 554,82 | 594,82 |
| 6,3 | 1,1591 | 10,4058 | 2,2522 | 8,4478 | 13,4032 | 553,07 | 593,07 |
| 6,6 | 1,1876 | 10,6180 | 2,2957 | 8,4043 | 13,5415 | 551,34 | 591,34 |
| 6,9 | 1,2156 | 10,8233 | 2,3380 | 8,3620 | 13,6773 | 549,65 | 589,65 |
| 7,2 | 1,2430 | 11,0223 | 2,3791 | 8,3209 | 13,8105 | 547,98 | 587,98 |
| 7,5 | 1,2700 | 11,2153 | 2,4190 | 8,2810 | 13,9412 | 546,33 | 586,33 |
| 7,8 | 1,2966 | 11,4026 | 2,4580 | 8,2420 | 14,0695 | 544,71 | 584,71 |
| 8,1 | 1,3227 | 11,5845 | 2,4959 | 8,2041 | 14,1954 | 543,11 | 583,11 |
| 8,4 | 1,3484 | 11,7614 | 2,5329 | 8,1671 | 14,3189 | 541,53 | 581,53 |
| 8,7 | 1,3737 | 11,9334 | 2,5691 | 8,1309 | 14,4401 | 539,97 | 579,97 |
| 9 | 1,3986 | 12,1008 | 2,6044 | 8,0956 | 14,5591 | 538,43 | 578,43 |
| 9,3 | 1,4233 | 12,2638 | 2,6389 | 8,0611 | 14,6759 | 536,91 | 576,91 |
| 9,6 | 1,4476 | 12,4226 | 2,6727 | 8,0273 | 14,7905 | 535,41 | 575,41 |
| 9,9 | 1,4716 | 12,5774 | 2,7059 | 7,9941 | 14,9029 | 533,92 | 573,92 |
| 10,2 | 1,4953 | 12,7284 | 2,7383 | 7,9617 | 15,0134 | 532,44 | 572,44 |
| 10,5 | 1,5187 | 12,8757 | 2,7701 | 7,9299 | 15,1218 | 530,99 | 570,99 |
| 10,8 | 1,5419 | 13,0195 | 2,8013 | 7,8987 | 15,2282 | 529,54 | 569,54 |
| 11,1 | 1,5648 | 13,1599 | 2,8319 | 7,8681 | 15,3327 | 528,11 | 568,11 |
| 11,4 | 1,5875 | 13,2971 | 2,8620 | 7,8380 | 15,4353 | 526,69 | 566,69 |
| 11,7 | 1,6099 | 13,4311 | 2,8915 | 7,8085 | 15,5360 | 525,29 | 565,29 |
| 12 | 1,6322 | 13,5621 | 2,9205 | 7,7795 | 15,6350 | 523,89 | 563,89 |

Πίνακας 3.3-17: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 10,7 m/s, Συντελεστής z = 6,56423×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,8000 | 13,8000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4185 | 0,9271 | 12,8729 | 13,0982 | 603,48 | 643,48 |
| 0,6 | 0,3505 | 3,4095 | 1,2768 | 12,5232 | 12,9790 | 596,85 | 636,85 |
| 0,9 | 0,4297 | 4,1626 | 1,5333 | 12,2667 | 12,9537 | 591,81 | 631,81 |
| 1,2 | 0,4967 | 4,7915 | 1,7422 | 12,0578 | 12,9749 | 587,59 | 627,59 |
| 1,5 | 0,5559 | 5,3403 | 1,9210 | 11,8790 | 13,0242 | 583,87 | 623,87 |
| 1,8 | 0,6096 | 5,8317 | 2,0786 | 11,7214 | 13,0920 | 580,51 | 620,51 |
| 2,1 | 0,6592 | 6,2794 | 2,2203 | 11,5797 | 13,1727 | 577,42 | 617,42 |
| 2,4 | 0,7054 | 6,6921 | 2,3496 | 11,4504 | 13,2626 | 574,54 | 614,54 |
| 2,7 | 0,7490 | 7,0760 | 2,4688 | 11,3312 | 13,3592 | 571,82 | 611,82 |
| 3 | 0,7903 | 7,4357 | 2,5796 | 11,2204 | 13,4606 | 569,25 | 609,25 |
| 3,3 | 0,8298 | 7,7746 | 2,6833 | 11,1167 | 13,5656 | 566,79 | 606,79 |
| 3,6 | 0,8676 | 8,0953 | 2,7809 | 11,0191 | 13,6731 | 564,44 | 604,44 |
| 3,9 | 0,9040 | 8,3999 | 2,8732 | 10,9268 | 13,7823 | 562,17 | 602,17 |
| 4,2 | 0,9391 | 8,6903 | 2,9609 | 10,8391 | 13,8927 | 559,98 | 599,98 |
| 4,5 | 0,9730 | 8,9678 | 3,0444 | 10,7556 | 14,0037 | 557,85 | 597,85 |
| 4,8 | 1,0060 | 9,2336 | 3,1241 | 10,6759 | 14,1150 | 555,79 | 595,79 |
| 5,1 | 1,0380 | 9,4887 | 3,2006 | 10,5994 | 14,2262 | 553,79 | 593,79 |
| 5,4 | 1,0693 | 9,7341 | 3,2740 | 10,5260 | 14,3370 | 551,83 | 591,83 |
| 5,7 | 1,0997 | 9,9705 | 3,3446 | 10,4554 | 14,4474 | 549,92 | 589,92 |
| 6 | 1,1295 | 10,1986 | 3,4127 | 10,3873 | 14,5570 | 548,05 | 588,05 |
| 6,3 | 1,1586 | 10,4189 | 3,4785 | 10,3215 | 14,6658 | 546,22 | 586,22 |
| 6,6 | 1,1871 | 10,6319 | 3,5421 | 10,2579 | 14,7737 | 544,43 | 584,43 |
| 6,9 | 1,2150 | 10,8382 | 3,6037 | 10,1963 | 14,8805 | 542,67 | 582,67 |
| 7,2 | 1,2424 | 11,0381 | 3,6635 | 10,1365 | 14,9863 | 540,93 | 580,93 |
| 7,5 | 1,2694 | 11,2319 | 3,7215 | 10,0785 | 15,0908 | 539,23 | 579,23 |
| 7,8 | 1,2959 | 11,4201 | 3,7779 | 10,0221 | 15,1942 | 537,56 | 577,56 |
| 8,1 | 1,3219 | 11,6030 | 3,8328 | 9,9672 | 15,2963 | 535,91 | 575,91 |
| 8,4 | 1,3476 | 11,7808 | 3,8862 | 9,9138 | 15,3971 | 534,28 | 574,28 |
| 8,7 | 1,3729 | 11,9537 | 3,9383 | 9,8617 | 15,4966 | 532,68 | 572,68 |
| 9 | 1,3978 | 12,1221 | 3,9891 | 9,8109 | 15,5948 | 531,10 | 571,10 |
| 9,3 | 1,4224 | 12,2860 | 4,0387 | 9,7613 | 15,6917 | 529,54 | 569,54 |
| 9,6 | 1,4466 | 12,4458 | 4,0872 | 9,7128 | 15,7872 | 528,00 | 568,00 |
| 9,9 | 1,4706 | 12,6016 | 4,1346 | 9,6654 | 15,8814 | 526,47 | 566,47 |
| 10,2 | 1,4942 | 12,7536 | 4,1810 | 9,6190 | 15,9743 | 524,97 | 564,97 |
| 10,5 | 1,5176 | 12,9019 | 4,2264 | 9,5736 | 16,0659 | 523,48 | 563,48 |
| 10,8 | 1,5407 | 13,0467 | 4,2709 | 9,5291 | 16,1561 | 522,01 | 562,01 |
| 11,1 | 1,5636 | 13,1881 | 4,3144 | 9,4856 | 16,2450 | 520,55 | 560,55 |
| 11,4 | 1,5862 | 13,3262 | 4,3572 | 9,4428 | 16,3326 | 519,11 | 559,11 |
| 11,7 | 1,6086 | 13,4612 | 4,3991 | 9,4009 | 16,4190 | 517,68 | 557,68 |
| 12 | 1,6308 | 13,5933 | 4,4402 | 9,3598 | 16,5040 | 516,26 | 556,26 |

Πίνακας 3.3-18: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 13,8 m/s, Συντελεστής z = 6,43677×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,1000 | 17,1000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4185 | 1,3882 | 15,7118 | 15,8969 | 601,35 | 641,35 |
| 0,6 | 0,3505 | 3,4097 | 1,9011 | 15,1989 | 15,5767 | 593,96 | 633,96 |
| 0,9 | 0,4297 | 4,1630 | 2,2736 | 14,8264 | 15,3997 | 588,39 | 628,39 |
| 1,2 | 0,4967 | 4,7921 | 2,5747 | 14,5253 | 15,2953 | 583,74 | 623,74 |
| 1,5 | 0,5559 | 5,3411 | 2,8308 | 14,2692 | 15,2360 | 579,68 | 619,68 |
| 1,8 | 0,6096 | 5,8328 | 3,0554 | 14,0446 | 15,2077 | 576,02 | 616,02 |
| 2,1 | 0,6591 | 6,2808 | 3,2564 | 13,8436 | 15,2018 | 572,67 | 612,67 |
| 2,4 | 0,7054 | 6,6937 | 3,4389 | 13,6611 | 15,2129 | 569,57 | 609,57 |
| 2,7 | 0,7489 | 7,0780 | 3,6065 | 13,4935 | 15,2372 | 566,65 | 606,65 |
| 3 | 0,7902 | 7,4380 | 3,7617 | 13,3383 | 15,2720 | 563,89 | 603,89 |
| 3,3 | 0,8297 | 7,7772 | 3,9066 | 13,1934 | 15,3151 | 561,27 | 601,27 |
| 3,6 | 0,8675 | 8,0982 | 4,0424 | 13,0576 | 15,3649 | 558,77 | 598,77 |
| 3,9 | 0,9038 | 8,4032 | 4,1706 | 12,9294 | 15,4203 | 556,37 | 596,37 |
| 4,2 | 0,9389 | 8,6940 | 4,2918 | 12,8082 | 15,4801 | 554,05 | 594,05 |
| 4,5 | 0,9729 | 8,9718 | 4,4071 | 12,6929 | 15,5436 | 551,81 | 591,81 |
| 4,8 | 1,0058 | 9,2380 | 4,5169 | 12,5831 | 15,6101 | 549,65 | 589,65 |
| 5,1 | 1,0379 | 9,4936 | 4,6219 | 12,4781 | 15,6790 | 547,54 | 587,54 |
| 5,4 | 1,0691 | 9,7394 | 4,7224 | 12,3776 | 15,7500 | 545,50 | 585,50 |
| 5,7 | 1,0995 | 9,9762 | 4,8190 | 12,2810 | 15,8224 | 543,50 | 583,50 |
| 6 | 1,1292 | 10,2047 | 4,9118 | 12,1882 | 15,8961 | 541,55 | 581,55 |
| 6,3 | 1,1583 | 10,4254 | 5,0013 | 12,0987 | 15,9708 | 539,65 | 579,65 |
| 6,6 | 1,1868 | 10,6389 | 5,0877 | 12,0123 | 16,0462 | 537,79 | 577,79 |
| 6,9 | 1,2147 | 10,8456 | 5,1713 | 11,9287 | 16,1221 | 535,96 | 575,96 |
| 7,2 | 1,2421 | 11,0459 | 5,2521 | 11,8479 | 16,1983 | 534,17 | 574,17 |
| 7,5 | 1,2690 | 11,2403 | 5,3304 | 11,7696 | 16,2747 | 532,41 | 572,41 |
| 7,8 | 1,2955 | 11,4289 | 5,4065 | 11,6935 | 16,3511 | 530,69 | 570,69 |
| 8,1 | 1,3216 | 11,6123 | 5,4803 | 11,6197 | 16,4275 | 528,99 | 568,99 |
| 8,4 | 1,3472 | 11,7905 | 5,5521 | 11,5479 | 16,5036 | 527,31 | 567,31 |
| 8,7 | 1,3724 | 11,9639 | 5,6220 | 11,4780 | 16,5795 | 525,67 | 565,67 |
| 9 | 1,3973 | 12,1327 | 5,6900 | 11,4100 | 16,6550 | 524,05 | 564,05 |
| 9,3 | 1,4219 | 12,2972 | 5,7564 | 11,3436 | 16,7302 | 522,45 | 562,45 |
| 9,6 | 1,4461 | 12,4575 | 5,8211 | 11,2789 | 16,8048 | 520,87 | 560,87 |
| 9,9 | 1,4701 | 12,6137 | 5,8843 | 11,2157 | 16,8789 | 519,31 | 559,31 |
| 10,2 | 1,4937 | 12,7662 | 5,9460 | 11,1540 | 16,9525 | 517,77 | 557,77 |
| 10,5 | 1,5171 | 12,9150 | 6,0063 | 11,0937 | 17,0255 | 516,25 | 556,25 |
| 10,8 | 1,5402 | 13,0603 | 6,0654 | 11,0346 | 17,0978 | 514,75 | 554,75 |
| 11,1 | 1,5630 | 13,2022 | 6,1231 | 10,9769 | 17,1694 | 513,27 | 553,27 |
| 11,4 | 1,5856 | 13,3408 | 6,1797 | 10,9203 | 17,2404 | 511,80 | 551,80 |
| 11,7 | 1,6080 | 13,4764 | 6,2351 | 10,8649 | 17,3107 | 510,34 | 550,34 |
| 12 | 1,6302 | 13,6089 | 6,2894 | 10,8106 | 17,3802 | 508,91 | 548,91 |

Πίνακας 3.3-19: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 17,1 m/s, Συντελεστής z = 6,37303×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,7000 | 20,7000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4187 | 1,9547 | 18,7453 | 18,9007 | 599,23 | 639,23 |
| 0,6 | 0,3505 | 3,4102 | 2,6627 | 18,0373 | 18,3569 | 591,09 | 631,09 |
| 0,9 | 0,4297 | 4,1640 | 3,1722 | 17,5278 | 18,0156 | 584,98 | 624,98 |
| 1,2 | 0,4966 | 4,7936 | 3,5811 | 17,1189 | 17,7774 | 579,92 | 619,92 |
| 1,5 | 0,5558 | 5,3432 | 3,9269 | 16,7731 | 17,6036 | 575,51 | 615,51 |
| 1,8 | 0,6095 | 5,8355 | 4,2286 | 16,4714 | 17,4745 | 571,57 | 611,57 |
| 2,1 | 0,6590 | 6,2841 | 4,4975 | 16,2025 | 17,3785 | 567,96 | 607,96 |
| 2,4 | 0,7052 | 6,6979 | 4,7406 | 15,9594 | 17,3079 | 564,63 | 604,63 |
| 2,7 | 0,7487 | 7,0829 | 4,9631 | 15,7369 | 17,2574 | 561,51 | 601,51 |
| 3 | 0,7900 | 7,4437 | 5,1685 | 15,5315 | 17,2231 | 558,58 | 598,58 |
| 3,3 | 0,8294 | 7,7837 | 5,3596 | 15,3404 | 17,2022 | 555,79 | 595,79 |
| 3,6 | 0,8672 | 8,1056 | 5,5383 | 15,1617 | 17,1924 | 553,14 | 593,14 |
| 3,9 | 0,9035 | 8,4116 | 5,7063 | 14,9937 | 17,1920 | 550,60 | 590,60 |
| 4,2 | 0,9386 | 8,7032 | 5,8650 | 14,8350 | 17,1995 | 548,16 | 588,16 |
| 4,5 | 0,9725 | 8,9820 | 6,0154 | 14,6846 | 17,2138 | 545,81 | 585,81 |
| 4,8 | 1,0054 | 9,2492 | 6,1584 | 14,5416 | 17,2339 | 543,53 | 583,53 |
| 5,1 | 1,0374 | 9,5058 | 6,2947 | 14,4053 | 17,2590 | 541,33 | 581,33 |
| 5,4 | 1,0686 | 9,7526 | 6,4251 | 14,2749 | 17,2884 | 539,19 | 579,19 |
| 5,7 | 1,0990 | 9,9905 | 6,5500 | 14,1500 | 17,3215 | 537,11 | 577,11 |
| 6 | 1,1286 | 10,2200 | 6,6699 | 14,0301 | 17,3578 | 535,08 | 575,08 |
| 6,3 | 1,1577 | 10,4418 | 6,7853 | 13,9147 | 17,3969 | 533,11 | 573,11 |
| 6,6 | 1,1861 | 10,6564 | 6,8964 | 13,8036 | 17,4384 | 531,17 | 571,17 |
| 6,9 | 1,2140 | 10,8642 | 7,0037 | 13,6963 | 17,4820 | 529,28 | 569,28 |
| 7,2 | 1,2414 | 11,0657 | 7,1073 | 13,5927 | 17,5274 | 527,43 | 567,43 |
| 7,5 | 1,2682 | 11,2611 | 7,2076 | 13,4924 | 17,5744 | 525,62 | 565,62 |
| 7,8 | 1,2946 | 11,4510 | 7,3048 | 13,3952 | 17,6226 | 523,84 | 563,84 |
| 8,1 | 1,3206 | 11,6355 | 7,3990 | 13,3010 | 17,6720 | 522,09 | 562,09 |
| 8,4 | 1,3462 | 11,8149 | 7,4905 | 13,2095 | 17,7224 | 520,37 | 560,37 |
| 8,7 | 1,3714 | 11,9895 | 7,5794 | 13,1206 | 17,7735 | 518,68 | 558,68 |
| 9 | 1,3963 | 12,1595 | 7,6658 | 13,0342 | 17,8254 | 517,01 | 557,01 |
| 9,3 | 1,4208 | 12,3251 | 7,7500 | 12,9500 | 17,8777 | 515,37 | 555,37 |
| 9,6 | 1,4450 | 12,4866 | 7,8320 | 12,8680 | 17,9305 | 513,76 | 553,76 |
| 9,9 | 1,4688 | 12,6441 | 7,9119 | 12,7881 | 17,9836 | 512,16 | 552,16 |
| 10,2 | 1,4924 | 12,7978 | 7,9899 | 12,7101 | 18,0369 | 510,59 | 550,59 |
| 10,5 | 1,5157 | 12,9479 | 8,0661 | 12,6339 | 18,0904 | 509,04 | 549,04 |
| 10,8 | 1,5388 | 13,0944 | 8,1405 | 12,5595 | 18,1440 | 507,51 | 547,51 |
| 11,1 | 1,5615 | 13,2375 | 8,2132 | 12,4868 | 18,1976 | 506,00 | 546,00 |
| 11,4 | 1,5841 | 13,3775 | 8,2843 | 12,4157 | 18,2512 | 504,50 | 544,50 |
| 11,7 | 1,6064 | 13,5142 | 8,3539 | 12,3461 | 18,3047 | 503,02 | 543,02 |
| 12 | 1,6285 | 13,6480 | 8,4220 | 12,2780 | 18,3580 | 501,56 | 541,56 |

Πίνακας 3.3-20: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 20,7 m/s, Συντελεστής z = 6,21371×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,4000 | 24,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4187 | 2,6709 | 21,7291 | 21,8633 | 597,24 | 637,24 |
| 0,6 | 0,3505 | 3,4102 | 3,6165 | 20,7835 | 21,0615 | 588,41 | 628,41 |
| 0,9 | 0,4297 | 4,1640 | 4,2900 | 20,1100 | 20,5365 | 581,83 | 621,83 |
| 1,2 | 0,4966 | 4,7936 | 4,8265 | 19,5735 | 20,1519 | 576,39 | 616,39 |
| 1,5 | 0,5558 | 5,3432 | 5,2773 | 19,1227 | 19,8552 | 571,68 | 611,68 |
| 1,8 | 0,6095 | 5,8355 | 5,6684 | 18,7316 | 19,6195 | 567,47 | 607,47 |
| 2,1 | 0,6590 | 6,2841 | 6,0153 | 18,3847 | 19,4290 | 563,64 | 603,64 |
| 2,4 | 0,7052 | 6,6979 | 6,3278 | 18,0722 | 19,2735 | 560,11 | 600,11 |
| 2,7 | 0,7487 | 7,0829 | 6,6126 | 17,7874 | 19,1458 | 556,82 | 596,82 |
| 3 | 0,7900 | 7,4437 | 6,8745 | 17,5255 | 19,0407 | 553,72 | 593,72 |
| 3,3 | 0,8294 | 7,7837 | 7,1174 | 17,2826 | 18,9546 | 550,79 | 590,79 |
| 3,6 | 0,8672 | 8,1056 | 7,3439 | 17,0561 | 18,8842 | 548,01 | 588,01 |
| 3,9 | 0,9035 | 8,4116 | 7,5562 | 16,8438 | 18,8273 | 545,35 | 585,35 |
| 4,2 | 0,9386 | 8,7032 | 7,7562 | 16,6438 | 18,7820 | 542,80 | 582,80 |
| 4,5 | 0,9725 | 8,9820 | 7,9453 | 16,4547 | 18,7466 | 540,35 | 580,35 |
| 4,8 | 1,0054 | 9,2492 | 8,1246 | 16,2754 | 18,7200 | 537,98 | 577,98 |
| 5,1 | 1,0374 | 9,5058 | 8,2952 | 16,1048 | 18,7009 | 535,69 | 575,69 |
| 5,4 | 1,0686 | 9,7526 | 8,4580 | 15,9420 | 18,6885 | 533,47 | 573,47 |
| 5,7 | 1,0990 | 9,9905 | 8,6136 | 15,7864 | 18,6821 | 531,32 | 571,32 |
| 6 | 1,1286 | 10,2200 | 8,7627 | 15,6373 | 18,6808 | 529,22 | 569,22 |
| 6,3 | 1,1577 | 10,4418 | 8,9059 | 15,4941 | 18,6842 | 527,18 | 567,18 |
| 6,6 | 1,1861 | 10,6564 | 9,0436 | 15,3564 | 18,6917 | 525,18 | 565,18 |
| 6,9 | 1,2140 | 10,8642 | 9,1762 | 15,2238 | 18,7028 | 523,24 | 563,24 |
| 7,2 | 1,2414 | 11,0657 | 9,3042 | 15,0958 | 18,7172 | 521,33 | 561,33 |
| 7,5 | 1,2682 | 11,2611 | 9,4278 | 14,9722 | 18,7345 | 519,47 | 559,47 |
| 7,8 | 1,2946 | 11,4510 | 9,5473 | 14,8527 | 18,7544 | 517,64 | 557,64 |
| 8,1 | 1,3206 | 11,6355 | 9,6631 | 14,7369 | 18,7766 | 515,84 | 555,84 |
| 8,4 | 1,3462 | 11,8149 | 9,7753 | 14,6247 | 18,8009 | 514,08 | 554,08 |
| 8,7 | 1,3714 | 11,9895 | 9,8841 | 14,5159 | 18,8270 | 512,35 | 552,35 |
| 9 | 1,3963 | 12,1595 | 9,9899 | 14,4101 | 18,8548 | 510,65 | 550,65 |
| 9,3 | 1,4208 | 12,3251 | 10,0927 | 14,3073 | 18,8841 | 508,98 | 548,98 |
| 9,6 | 1,4450 | 12,4866 | 10,1927 | 14,2073 | 18,9146 | 507,33 | 547,33 |
| 9,9 | 1,4688 | 12,6441 | 10,2901 | 14,1099 | 18,9463 | 505,71 | 545,71 |
| 10,2 | 1,4924 | 12,7978 | 10,3850 | 14,0150 | 18,9791 | 504,11 | 544,11 |
| 10,5 | 1,5157 | 12,9479 | 10,4775 | 13,9225 | 19,0127 | 502,53 | 542,53 |
| 10,8 | 1,5388 | 13,0944 | 10,5678 | 13,8322 | 19,0471 | 500,97 | 540,97 |
| 11,1 | 1,5615 | 13,2375 | 10,6560 | 13,7440 | 19,0822 | 499,43 | 539,43 |
| 11,4 | 1,5841 | 13,3775 | 10,7421 | 13,6579 | 19,1179 | 497,92 | 537,92 |
| 11,7 | 1,6064 | 13,5142 | 10,8262 | 13,5738 | 19,1542 | 496,42 | 536,42 |
| 12 | 1,6285 | 13,6480 | 10,9086 | 13,4914 | 19,1908 | 494,94 | 534,94 |

Πίνακας 3.3-21: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 24,4 m/s, Συντελεστής z = 6,21371×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4000 | 28,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4185 | 3,6341 | 24,7659 | 24,8837 | 595,27 | 635,27 |
| 0,6 | 0,3505 | 3,4097 | 4,8849 | 23,5151 | 23,7610 | 585,80 | 625,80 |
| 0,9 | 0,4297 | 4,1630 | 5,7649 | 22,6351 | 23,0147 | 578,77 | 618,77 |
| 1,2 | 0,4967 | 4,7921 | 6,4593 | 21,9407 | 22,4580 | 572,99 | 612,99 |
| 1,5 | 0,5559 | 5,3411 | 7,0384 | 21,3616 | 22,0192 | 567,99 | 607,99 |
| 1,8 | 0,6096 | 5,8328 | 7,5378 | 20,8622 | 21,6623 | 563,55 | 603,55 |
| 2,1 | 0,6591 | 6,2808 | 7,9781 | 20,4219 | 21,3659 | 559,52 | 599,52 |
| 2,4 | 0,7054 | 6,6937 | 8,3728 | 20,0272 | 21,1162 | 555,81 | 595,81 |
| 2,7 | 0,7489 | 7,0780 | 8,7310 | 19,6690 | 20,9038 | 552,36 | 592,36 |
| 3 | 0,7902 | 7,4380 | 9,0591 | 19,3409 | 20,7218 | 549,12 | 589,12 |
| 3,3 | 0,8297 | 7,7772 | 9,3622 | 19,0378 | 20,5651 | 546,07 | 586,07 |
| 3,6 | 0,8675 | 8,0982 | 9,6438 | 18,7562 | 20,4298 | 543,17 | 583,17 |
| 3,9 | 0,9038 | 8,4032 | 9,9070 | 18,4930 | 20,3127 | 540,41 | 580,41 |
| 4,2 | 0,9389 | 8,6940 | 10,1541 | 18,2459 | 20,2113 | 537,76 | 577,76 |
| 4,5 | 0,9729 | 8,9718 | 10,3871 | 18,0129 | 20,1236 | 535,22 | 575,22 |
| 4,8 | 1,0058 | 9,2380 | 10,6075 | 17,7925 | 20,0478 | 532,78 | 572,78 |
| 5,1 | 1,0379 | 9,4936 | 10,8166 | 17,5834 | 19,9826 | 530,41 | 570,41 |
| 5,4 | 1,0691 | 9,7394 | 11,0156 | 17,3844 | 19,9267 | 528,12 | 568,12 |
| 5,7 | 1,0995 | 9,9762 | 11,2055 | 17,1945 | 19,8790 | 525,90 | 565,90 |
| 6 | 1,1292 | 10,2047 | 11,3870 | 17,0130 | 19,8388 | 523,75 | 563,75 |
| 6,3 | 1,1583 | 10,4254 | 11,5609 | 16,8391 | 19,8052 | 521,65 | 561,65 |
| 6,6 | 1,1868 | 10,6389 | 11,7278 | 16,6722 | 19,7775 | 519,61 | 559,61 |
| 6,9 | 1,2147 | 10,8456 | 11,8882 | 16,5118 | 19,7551 | 517,61 | 557,61 |
| 7,2 | 1,2421 | 11,0459 | 12,0427 | 16,3573 | 19,7376 | 515,66 | 555,66 |
| 7,5 | 1,2690 | 11,2403 | 12,1917 | 16,2083 | 19,7244 | 513,75 | 553,75 |
| 7,8 | 1,2955 | 11,4289 | 12,3355 | 16,0645 | 19,7152 | 511,89 | 551,89 |
| 8,1 | 1,3216 | 11,6123 | 12,4745 | 15,9255 | 19,7095 | 510,06 | 550,06 |
| 8,4 | 1,3472 | 11,7905 | 12,6091 | 15,7909 | 19,7071 | 508,26 | 548,26 |
| 8,7 | 1,3724 | 11,9639 | 12,7395 | 15,6605 | 19,7075 | 506,50 | 546,50 |
| 9 | 1,3973 | 12,1327 | 12,8659 | 15,5341 | 19,7107 | 504,77 | 544,77 |
| 9,3 | 1,4219 | 12,2972 | 12,9886 | 15,4114 | 19,7163 | 503,06 | 543,06 |
| 9,6 | 1,4461 | 12,4575 | 13,1078 | 15,2922 | 19,7241 | 501,39 | 541,39 |
| 9,9 | 1,4701 | 12,6137 | 13,2237 | 15,1763 | 19,7339 | 499,74 | 539,74 |
| 10,2 | 1,4937 | 12,7662 | 13,3365 | 15,0635 | 19,7455 | 498,12 | 538,12 |
| 10,5 | 1,5171 | 12,9150 | 13,4463 | 14,9537 | 19,7588 | 496,52 | 536,52 |
| 10,8 | 1,5402 | 13,0603 | 13,5534 | 14,8466 | 19,7735 | 494,94 | 534,94 |
| 11,1 | 1,5630 | 13,2022 | 13,6577 | 14,7423 | 19,7897 | 493,38 | 533,38 |
| 11,4 | 1,5856 | 13,3408 | 13,7596 | 14,6404 | 19,8071 | 491,85 | 531,85 |
| 11,7 | 1,6080 | 13,4764 | 13,8590 | 14,5410 | 19,8256 | 490,33 | 530,33 |
| 12 | 1,6302 | 13,6089 | 13,9561 | 14,4439 | 19,8451 | 488,83 | 528,83 |

Πίνακας 3.3-22: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,003 m και μάζας m = 0,000305363 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 28,4 m/s, Συντελεστής z = 6,37303×10-6 kg/m

Σχήμα 3.3-12: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 0,2 m/s

Σχήμα 3.3-13: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 1,5 m/s

Σχήμα 3.3-14: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 3,3 m/s

Σχήμα 3.3-15: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 5,4 m/s

Σχήμα 3.3-16: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 7,9 m/s

Σχήμα 3.3-17: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 10,7 m/s

Σχήμα 3.3-18: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 13,8 m/s

Σχήμα 3.3-19: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 17,1 m/s

Σχήμα 3.3-20: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 20,7 m/s

Σχήμα 3.3-21: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 24,4 m/s

Σχήμα 3.3-22: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,003 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 28,4 m/s

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2482 | 2,4003 | 0,0007 | 0,1993 | 2,4086 | 616,90 | 656,90 |
| 0,6 | 0,3523 | 3,3587 | 0,0010 | 0,1990 | 3,3646 | 614,66 | 654,66 |
| 0,9 | 0,4330 | 4,0704 | 0,0012 | 0,1988 | 4,0752 | 612,64 | 652,64 |
| 1,2 | 0,5017 | 4,6512 | 0,0014 | 0,1986 | 4,6554 | 610,75 | 650,75 |
| 1,5 | 0,5629 | 5,1464 | 0,0016 | 0,1984 | 5,1502 | 608,96 | 648,96 |
| 1,8 | 0,6189 | 5,5798 | 0,0018 | 0,1982 | 5,5833 | 607,23 | 647,23 |
| 2,1 | 0,6708 | 5,9655 | 0,0019 | 0,1981 | 5,9688 | 605,56 | 645,56 |
| 2,4 | 0,7197 | 6,3129 | 0,0020 | 0,1980 | 6,3160 | 603,93 | 643,93 |
| 2,7 | 0,7660 | 6,6287 | 0,0022 | 0,1978 | 6,6316 | 602,34 | 642,34 |
| 3 | 0,8103 | 6,9177 | 0,0023 | 0,1977 | 6,9205 | 600,78 | 640,78 |
| 3,3 | 0,8529 | 7,1836 | 0,0024 | 0,1976 | 7,1864 | 599,26 | 639,26 |
| 3,6 | 0,8939 | 7,4295 | 0,0025 | 0,1975 | 7,4321 | 597,75 | 637,75 |
| 3,9 | 0,9337 | 7,6576 | 0,0026 | 0,1974 | 7,6602 | 596,27 | 636,27 |
| 4,2 | 0,9723 | 7,8700 | 0,0027 | 0,1973 | 7,8724 | 594,82 | 634,82 |
| 4,5 | 1,0100 | 8,0681 | 0,0028 | 0,1972 | 8,0706 | 593,38 | 633,38 |
| 4,8 | 1,0467 | 8,2535 | 0,0030 | 0,1970 | 8,2559 | 591,95 | 631,95 |
| 5,1 | 1,0827 | 8,4273 | 0,0031 | 0,1969 | 8,4296 | 590,55 | 630,55 |
| 5,4 | 1,1179 | 8,5905 | 0,0031 | 0,1969 | 8,5927 | 589,15 | 629,15 |
| 5,7 | 1,1526 | 8,7439 | 0,0032 | 0,1968 | 8,7462 | 587,77 | 627,77 |
| 6 | 1,1866 | 8,8885 | 0,0033 | 0,1967 | 8,8906 | 586,41 | 626,41 |
| 6,3 | 1,2201 | 9,0248 | 0,0034 | 0,1966 | 9,0269 | 585,05 | 625,05 |
| 6,6 | 1,2531 | 9,1534 | 0,0035 | 0,1965 | 9,1555 | 583,71 | 623,71 |
| 6,9 | 1,2856 | 9,2750 | 0,0036 | 0,1964 | 9,2771 | 582,37 | 622,37 |
| 7,2 | 1,3178 | 9,3900 | 0,0037 | 0,1963 | 9,3920 | 581,05 | 621,05 |
| 7,5 | 1,3495 | 9,4988 | 0,0038 | 0,1962 | 9,5008 | 579,74 | 619,74 |
| 7,8 | 1,3810 | 9,6019 | 0,0039 | 0,1961 | 9,6039 | 578,43 | 618,43 |
| 8,1 | 1,4120 | 9,6997 | 0,0040 | 0,1960 | 9,7017 | 577,13 | 617,13 |
| 8,4 | 1,4428 | 9,7924 | 0,0040 | 0,1960 | 9,7944 | 575,84 | 615,84 |
| 8,7 | 1,4733 | 9,8804 | 0,0041 | 0,1959 | 9,8824 | 574,56 | 614,56 |
| 9 | 1,5035 | 9,9640 | 0,0042 | 0,1958 | 9,9660 | 573,29 | 613,29 |
| 9,3 | 1,5335 | 10,0435 | 0,0043 | 0,1957 | 10,0454 | 572,02 | 612,02 |
| 9,6 | 1,5633 | 10,1190 | 0,0044 | 0,1956 | 10,1209 | 570,76 | 610,76 |
| 9,9 | 1,5928 | 10,1908 | 0,0045 | 0,1955 | 10,1927 | 569,51 | 609,51 |
| 10,2 | 1,6222 | 10,2591 | 0,0045 | 0,1955 | 10,2610 | 568,26 | 608,26 |
| 10,5 | 1,6513 | 10,3241 | 0,0046 | 0,1954 | 10,3260 | 567,02 | 607,02 |
| 10,8 | 1,6803 | 10,3860 | 0,0047 | 0,1953 | 10,3879 | 565,78 | 605,78 |
| 11,1 | 1,7091 | 10,4450 | 0,0048 | 0,1952 | 10,4468 | 564,55 | 604,55 |
| 11,4 | 1,7377 | 10,5012 | 0,0049 | 0,1951 | 10,5030 | 563,32 | 603,32 |
| 11,7 | 1,7662 | 10,5547 | 0,0049 | 0,1951 | 10,5565 | 562,10 | 602,10 |
| 12 | 1,7946 | 10,6057 | 0,0050 | 0,1950 | 10,6075 | 560,89 | 600,89 |

Πίνακας 3.3-23: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 0,2 m/s, Συντελεστής z = 3,46976×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2477 | 2,4148 | 0,0172 | 1,4828 | 2,8337 | 615,72 | 655,72 |
| 0,6 | 0,3508 | 3,3991 | 0,0243 | 1,4757 | 3,7056 | 613,33 | 653,33 |
| 0,9 | 0,4304 | 4,1436 | 0,0297 | 1,4703 | 4,3968 | 611,24 | 651,24 |
| 1,2 | 0,4977 | 4,7625 | 0,0343 | 1,4657 | 4,9829 | 609,32 | 649,32 |
| 1,5 | 0,5573 | 5,3000 | 0,0383 | 1,4617 | 5,4979 | 607,50 | 647,50 |
| 1,8 | 0,6115 | 5,7792 | 0,0419 | 1,4581 | 5,9603 | 605,77 | 645,77 |
| 2,1 | 0,6615 | 6,2136 | 0,0452 | 1,4548 | 6,3816 | 604,10 | 644,10 |
| 2,4 | 0,7083 | 6,6122 | 0,0483 | 1,4517 | 6,7697 | 602,48 | 642,48 |
| 2,7 | 0,7524 | 6,9813 | 0,0512 | 1,4488 | 7,1300 | 600,90 | 640,90 |
| 3 | 0,7944 | 7,3255 | 0,0539 | 1,4461 | 7,4668 | 599,37 | 639,37 |
| 3,3 | 0,8344 | 7,6482 | 0,0566 | 1,4434 | 7,7832 | 597,86 | 637,86 |
| 3,6 | 0,8729 | 7,9522 | 0,0591 | 1,4409 | 8,0817 | 596,39 | 636,39 |
| 3,9 | 0,9099 | 8,2397 | 0,0615 | 1,4385 | 8,3643 | 594,94 | 634,94 |
| 4,2 | 0,9458 | 8,5123 | 0,0638 | 1,4362 | 8,6326 | 593,52 | 633,52 |
| 4,5 | 0,9805 | 8,7717 | 0,0660 | 1,4340 | 8,8881 | 592,11 | 632,11 |
| 4,8 | 1,0142 | 9,0190 | 0,0682 | 1,4318 | 9,1319 | 590,73 | 630,73 |
| 5,1 | 1,0470 | 9,2552 | 0,0703 | 1,4297 | 9,3650 | 589,37 | 629,37 |
| 5,4 | 1,0790 | 9,4814 | 0,0723 | 1,4277 | 9,5882 | 588,02 | 628,02 |
| 5,7 | 1,1103 | 9,6982 | 0,0743 | 1,4257 | 9,8024 | 586,69 | 626,69 |
| 6 | 1,1409 | 9,9063 | 0,0763 | 1,4237 | 10,0081 | 585,38 | 625,38 |
| 6,3 | 1,1709 | 10,1065 | 0,0782 | 1,4218 | 10,2060 | 584,07 | 624,07 |
| 6,6 | 1,2003 | 10,2991 | 0,0800 | 1,4200 | 10,3965 | 582,79 | 622,79 |
| 6,9 | 1,2292 | 10,4847 | 0,0819 | 1,4181 | 10,5801 | 581,51 | 621,51 |
| 7,2 | 1,2576 | 10,6637 | 0,0836 | 1,4164 | 10,7573 | 580,25 | 620,25 |
| 7,5 | 1,2855 | 10,8365 | 0,0854 | 1,4146 | 10,9284 | 578,99 | 618,99 |
| 7,8 | 1,3129 | 11,0034 | 0,0871 | 1,4129 | 11,0937 | 577,75 | 617,75 |
| 8,1 | 1,3400 | 11,1648 | 0,0888 | 1,4112 | 11,2536 | 576,52 | 616,52 |
| 8,4 | 1,3667 | 11,3210 | 0,0905 | 1,4095 | 11,4084 | 575,30 | 615,30 |
| 8,7 | 1,3930 | 11,4722 | 0,0921 | 1,4079 | 11,5582 | 574,09 | 614,09 |
| 9 | 1,4190 | 11,6186 | 0,0937 | 1,4063 | 11,7034 | 572,88 | 612,88 |
| 9,3 | 1,4446 | 11,7606 | 0,0953 | 1,4047 | 11,8442 | 571,69 | 611,69 |
| 9,6 | 1,4700 | 11,8983 | 0,0969 | 1,4031 | 11,9807 | 570,50 | 610,50 |
| 9,9 | 1,4951 | 12,0319 | 0,0984 | 1,4016 | 12,1132 | 569,32 | 609,32 |
| 10,2 | 1,5199 | 12,1615 | 0,0999 | 1,4001 | 12,2419 | 568,15 | 608,15 |
| 10,5 | 1,5444 | 12,2875 | 0,1014 | 1,3986 | 12,3668 | 566,99 | 606,99 |
| 10,8 | 1,5687 | 12,4098 | 0,1029 | 1,3971 | 12,4882 | 565,83 | 605,83 |
| 11,1 | 1,5928 | 12,5287 | 0,1044 | 1,3956 | 12,6062 | 564,68 | 604,68 |
| 11,4 | 1,6166 | 12,6443 | 0,1058 | 1,3942 | 12,7210 | 563,54 | 603,54 |
| 11,7 | 1,6402 | 12,7568 | 0,1073 | 1,3927 | 12,8326 | 562,40 | 602,40 |
| 12 | 1,6636 | 12,8662 | 0,1087 | 1,3913 | 12,9412 | 561,27 | 601,27 |

Πίνακας 3.3-24: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 1,5 m/s, Συντελεστής z = 1,51802×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3000 | 3,3000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4182 | 0,0577 | 3,2423 | 4,0448 | 613,95 | 653,95 |
| 0,6 | 0,3505 | 3,4087 | 0,0811 | 3,2189 | 4,6884 | 611,12 | 651,12 |
| 0,9 | 0,4298 | 4,1613 | 0,0989 | 3,2011 | 5,2501 | 608,78 | 648,78 |
| 1,2 | 0,4968 | 4,7895 | 0,1138 | 3,1862 | 5,7525 | 606,68 | 646,68 |
| 1,5 | 0,5560 | 5,3375 | 0,1268 | 3,1732 | 6,2095 | 604,74 | 644,74 |
| 1,8 | 0,6097 | 5,8281 | 0,1385 | 3,1615 | 6,6304 | 602,90 | 642,90 |
| 2,1 | 0,6593 | 6,2748 | 0,1493 | 3,1507 | 7,0214 | 601,15 | 641,15 |
| 2,4 | 0,7056 | 6,6866 | 0,1593 | 3,1407 | 7,3874 | 599,47 | 639,47 |
| 2,7 | 0,7492 | 7,0695 | 0,1686 | 3,1314 | 7,7319 | 597,84 | 637,84 |
| 3 | 0,7906 | 7,4281 | 0,1774 | 3,1226 | 8,0577 | 596,26 | 636,26 |
| 3,3 | 0,8301 | 7,7658 | 0,1858 | 3,1142 | 8,3670 | 594,72 | 634,72 |
| 3,6 | 0,8679 | 8,0853 | 0,1938 | 3,1062 | 8,6615 | 593,21 | 633,21 |
| 3,9 | 0,9044 | 8,3888 | 0,2014 | 3,0986 | 8,9427 | 591,74 | 631,74 |
| 4,2 | 0,9395 | 8,6779 | 0,2087 | 3,0913 | 9,2120 | 590,29 | 630,29 |
| 4,5 | 0,9735 | 8,9541 | 0,2158 | 3,0842 | 9,4704 | 588,87 | 628,87 |
| 4,8 | 1,0066 | 9,2186 | 0,2226 | 3,0774 | 9,7187 | 587,47 | 627,47 |
| 5,1 | 1,0387 | 9,4724 | 0,2292 | 3,0708 | 9,9577 | 586,10 | 626,10 |
| 5,4 | 1,0699 | 9,7165 | 0,2356 | 3,0644 | 10,1882 | 584,74 | 624,74 |
| 5,7 | 1,1004 | 9,9515 | 0,2419 | 3,0581 | 10,4107 | 583,40 | 623,40 |
| 6 | 1,1302 | 10,1781 | 0,2479 | 3,0521 | 10,6258 | 582,08 | 622,08 |
| 6,3 | 1,1594 | 10,3969 | 0,2538 | 3,0462 | 10,8340 | 580,78 | 620,78 |
| 6,6 | 1,1880 | 10,6085 | 0,2596 | 3,0404 | 11,0356 | 579,49 | 619,49 |
| 6,9 | 1,2160 | 10,8133 | 0,2652 | 3,0348 | 11,2311 | 578,21 | 618,21 |
| 7,2 | 1,2435 | 11,0117 | 0,2707 | 3,0293 | 11,4207 | 576,95 | 616,95 |
| 7,5 | 1,2705 | 11,2040 | 0,2761 | 3,0239 | 11,6049 | 575,70 | 615,70 |
| 7,8 | 1,2970 | 11,3907 | 0,2814 | 3,0186 | 11,7839 | 574,46 | 614,46 |
| 8,1 | 1,3232 | 11,5720 | 0,2866 | 3,0134 | 11,9579 | 573,24 | 613,24 |
| 8,4 | 1,3489 | 11,7482 | 0,2917 | 3,0083 | 12,1273 | 572,02 | 612,02 |
| 8,7 | 1,3742 | 11,9196 | 0,2966 | 3,0034 | 12,2921 | 570,82 | 610,82 |
| 9 | 1,3992 | 12,0863 | 0,3015 | 2,9985 | 12,4527 | 569,62 | 609,62 |
| 9,3 | 1,4239 | 12,2487 | 0,3064 | 2,9936 | 12,6092 | 568,44 | 608,44 |
| 9,6 | 1,4482 | 12,4069 | 0,3111 | 2,9889 | 12,7618 | 567,26 | 607,26 |
| 9,9 | 1,4722 | 12,5611 | 0,3158 | 2,9842 | 12,9107 | 566,09 | 606,09 |
| 10,2 | 1,4960 | 12,7114 | 0,3204 | 2,9796 | 13,0559 | 564,93 | 604,93 |
| 10,5 | 1,5195 | 12,8580 | 0,3249 | 2,9751 | 13,1977 | 563,78 | 603,78 |
| 10,8 | 1,5427 | 13,0012 | 0,3294 | 2,9706 | 13,3362 | 562,64 | 602,64 |
| 11,1 | 1,5656 | 13,1409 | 0,3338 | 2,9662 | 13,4715 | 561,51 | 601,51 |
| 11,4 | 1,5883 | 13,2774 | 0,3381 | 2,9619 | 13,6038 | 560,38 | 600,38 |
| 11,7 | 1,6108 | 13,4108 | 0,3424 | 2,9576 | 13,7330 | 559,26 | 599,26 |
| 12 | 1,6331 | 13,5411 | 0,3466 | 2,9534 | 13,8594 | 558,15 | 598,15 |

Πίνακας 3.3-25: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 3,3 m/s, Συντελεστής z = 1,05611×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,4000 | 5,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4183 | 0,1510 | 5,2490 | 5,7793 | 612,14 | 652,14 |
| 0,6 | 0,3505 | 3,4090 | 0,2113 | 5,1887 | 6,2084 | 608,73 | 648,73 |
| 0,9 | 0,4297 | 4,1618 | 0,2567 | 5,1433 | 6,6162 | 606,01 | 646,01 |
| 1,2 | 0,4968 | 4,7903 | 0,2946 | 5,1054 | 7,0008 | 603,64 | 643,64 |
| 1,5 | 0,5560 | 5,3386 | 0,3276 | 5,0724 | 7,3641 | 601,48 | 641,48 |
| 1,8 | 0,6097 | 5,8295 | 0,3572 | 5,0428 | 7,7080 | 599,47 | 639,47 |
| 2,1 | 0,6593 | 6,2766 | 0,3841 | 5,0159 | 8,0346 | 597,58 | 637,58 |
| 2,4 | 0,7055 | 6,6887 | 0,4090 | 4,9910 | 8,3456 | 595,77 | 635,77 |
| 2,7 | 0,7491 | 7,0720 | 0,4323 | 4,9677 | 8,6424 | 594,04 | 634,04 |
| 3 | 0,7905 | 7,4310 | 0,4542 | 4,9458 | 8,9264 | 592,36 | 632,36 |
| 3,3 | 0,8300 | 7,7692 | 0,4748 | 4,9252 | 9,1988 | 590,74 | 630,74 |
| 3,6 | 0,8678 | 8,0891 | 0,4945 | 4,9055 | 9,4603 | 589,16 | 629,16 |
| 3,9 | 0,9042 | 8,3930 | 0,5133 | 4,8867 | 9,7120 | 587,62 | 627,62 |
| 4,2 | 0,9393 | 8,6826 | 0,5313 | 4,8687 | 9,9545 | 586,11 | 626,11 |
| 4,5 | 0,9734 | 8,9593 | 0,5485 | 4,8515 | 10,1885 | 584,64 | 624,64 |
| 4,8 | 1,0063 | 9,2243 | 0,5652 | 4,8348 | 10,4146 | 583,19 | 623,19 |
| 5,1 | 1,0384 | 9,4787 | 0,5813 | 4,8187 | 10,6332 | 581,77 | 621,77 |
| 5,4 | 1,0697 | 9,7232 | 0,5968 | 4,8032 | 10,8449 | 580,37 | 620,37 |
| 5,7 | 1,1002 | 9,9588 | 0,6119 | 4,7881 | 11,0500 | 578,99 | 618,99 |
| 6 | 1,1299 | 10,1859 | 0,6265 | 4,7735 | 11,2490 | 577,64 | 617,64 |
| 6,3 | 1,1591 | 10,4053 | 0,6408 | 4,7592 | 11,4421 | 576,30 | 616,30 |
| 6,6 | 1,1876 | 10,6175 | 0,6546 | 4,7454 | 11,6297 | 574,98 | 614,98 |
| 6,9 | 1,2156 | 10,8228 | 0,6682 | 4,7318 | 11,8120 | 573,67 | 613,67 |
| 7,2 | 1,2431 | 11,0218 | 0,6814 | 4,7186 | 11,9894 | 572,39 | 612,39 |
| 7,5 | 1,2701 | 11,2147 | 0,6942 | 4,7058 | 12,1620 | 571,11 | 611,11 |
| 7,8 | 1,2966 | 11,4020 | 0,7068 | 4,6932 | 12,3301 | 569,85 | 609,85 |
| 8,1 | 1,3227 | 11,5839 | 0,7192 | 4,6808 | 12,4938 | 568,60 | 608,60 |
| 8,4 | 1,3484 | 11,7607 | 0,7313 | 4,6687 | 12,6535 | 567,37 | 607,37 |
| 8,7 | 1,3737 | 11,9326 | 0,7431 | 4,6569 | 12,8092 | 566,14 | 606,14 |
| 9 | 1,3987 | 12,1000 | 0,7547 | 4,6453 | 12,9610 | 564,93 | 604,93 |
| 9,3 | 1,4233 | 12,2630 | 0,7661 | 4,6339 | 13,1093 | 563,73 | 603,73 |
| 9,6 | 1,4476 | 12,4218 | 0,7773 | 4,6227 | 13,2540 | 562,54 | 602,54 |
| 9,9 | 1,4716 | 12,5766 | 0,7883 | 4,6117 | 13,3954 | 561,35 | 601,35 |
| 10,2 | 1,4953 | 12,7275 | 0,7992 | 4,6008 | 13,5336 | 560,18 | 600,18 |
| 10,5 | 1,5188 | 12,8748 | 0,8098 | 4,5902 | 13,6686 | 559,02 | 599,02 |
| 10,8 | 1,5419 | 13,0186 | 0,8203 | 4,5797 | 13,8006 | 557,86 | 597,86 |
| 11,1 | 1,5648 | 13,1589 | 0,8306 | 4,5694 | 13,9297 | 556,72 | 596,72 |
| 11,4 | 1,5875 | 13,2961 | 0,8408 | 4,5592 | 14,0560 | 555,58 | 595,58 |
| 11,7 | 1,6100 | 13,4301 | 0,8508 | 4,5492 | 14,1796 | 554,45 | 594,45 |
| 12 | 1,6322 | 13,5610 | 0,8607 | 4,5393 | 14,3006 | 553,33 | 593,33 |

Πίνακας 3.3-26: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 5,4 m/s,  Συντελεστής z = 1,0431×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,9000 | 7,9000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4192 | 0,2831 | 7,6169 | 7,9918 | 610,26 | 650,26 |
| 0,6 | 0,3504 | 3,4116 | 0,3949 | 7,5051 | 8,2441 | 606,19 | 646,19 |
| 0,9 | 0,4296 | 4,1665 | 0,4787 | 7,4213 | 8,5109 | 603,02 | 643,02 |
| 1,2 | 0,4965 | 4,7974 | 0,5481 | 7,3519 | 8,7787 | 600,30 | 640,30 |
| 1,5 | 0,5556 | 5,3485 | 0,6083 | 7,2917 | 9,0429 | 597,86 | 637,86 |
| 1,8 | 0,6092 | 5,8425 | 0,6621 | 7,2379 | 9,3017 | 595,62 | 635,62 |
| 2,1 | 0,6587 | 6,2929 | 0,7110 | 7,1890 | 9,5541 | 593,52 | 633,52 |
| 2,4 | 0,7048 | 6,7085 | 0,7561 | 7,1439 | 9,8000 | 591,55 | 631,55 |
| 2,7 | 0,7483 | 7,0955 | 0,7980 | 7,1020 | 10,0392 | 589,66 | 629,66 |
| 3 | 0,7895 | 7,4584 | 0,8373 | 7,0627 | 10,2718 | 587,85 | 627,85 |
| 3,3 | 0,8288 | 7,8006 | 0,8744 | 7,0256 | 10,4981 | 586,11 | 626,11 |
| 3,6 | 0,8665 | 8,1248 | 0,9095 | 6,9905 | 10,7182 | 584,43 | 624,43 |
| 3,9 | 0,9027 | 8,4330 | 0,9430 | 6,9570 | 10,9323 | 582,79 | 622,79 |
| 4,2 | 0,9377 | 8,7271 | 0,9750 | 6,9250 | 11,1408 | 581,20 | 621,20 |
| 4,5 | 0,9715 | 9,0084 | 1,0057 | 6,8943 | 11,3438 | 579,64 | 619,64 |
| 4,8 | 1,0043 | 9,2781 | 1,0353 | 6,8647 | 11,5416 | 578,13 | 618,13 |
| 5,1 | 1,0362 | 9,5373 | 1,0637 | 6,8363 | 11,7344 | 576,64 | 616,64 |
| 5,4 | 1,0673 | 9,7868 | 1,0912 | 6,8088 | 11,9223 | 575,18 | 615,18 |
| 5,7 | 1,0976 | 10,0273 | 1,1177 | 6,7823 | 12,1056 | 573,75 | 613,75 |
| 6 | 1,1271 | 10,2596 | 1,1435 | 6,7565 | 12,2846 | 572,34 | 612,34 |
| 6,3 | 1,1561 | 10,4842 | 1,1685 | 6,7315 | 12,4592 | 570,95 | 610,95 |
| 6,6 | 1,1844 | 10,7016 | 1,1928 | 6,7072 | 12,6298 | 569,59 | 609,59 |
| 6,9 | 1,2121 | 10,9123 | 1,2165 | 6,6835 | 12,7964 | 568,24 | 608,24 |
| 7,2 | 1,2394 | 11,1167 | 1,2395 | 6,6605 | 12,9593 | 566,91 | 606,91 |
| 7,5 | 1,2661 | 11,3151 | 1,2620 | 6,6380 | 13,1185 | 565,60 | 605,60 |
| 7,8 | 1,2924 | 11,5080 | 1,2839 | 6,6161 | 13,2743 | 564,31 | 604,31 |
| 8,1 | 1,3183 | 11,6955 | 1,3054 | 6,5946 | 13,4266 | 563,03 | 603,03 |
| 8,4 | 1,3437 | 11,8780 | 1,3263 | 6,5737 | 13,5757 | 561,77 | 601,77 |
| 8,7 | 1,3688 | 12,0556 | 1,3469 | 6,5531 | 13,7216 | 560,52 | 600,52 |
| 9 | 1,3935 | 12,2288 | 1,3670 | 6,5330 | 13,8645 | 559,28 | 599,28 |
| 9,3 | 1,4179 | 12,3976 | 1,3867 | 6,5133 | 14,0044 | 558,05 | 598,05 |
| 9,6 | 1,4419 | 12,5622 | 1,4060 | 6,4940 | 14,1415 | 556,84 | 596,84 |
| 9,9 | 1,4656 | 12,7229 | 1,4250 | 6,4750 | 14,2758 | 555,64 | 595,64 |
| 10,2 | 1,4891 | 12,8798 | 1,4436 | 6,4564 | 14,4075 | 554,45 | 594,45 |
| 10,5 | 1,5122 | 13,0331 | 1,4619 | 6,4381 | 14,5365 | 553,26 | 593,26 |
| 10,8 | 1,5351 | 13,1829 | 1,4799 | 6,4201 | 14,6631 | 552,09 | 592,09 |
| 11,1 | 1,5577 | 13,3293 | 1,4975 | 6,4025 | 14,7872 | 550,93 | 590,93 |
| 11,4 | 1,5801 | 13,4725 | 1,5149 | 6,3851 | 14,9089 | 549,78 | 589,78 |
| 11,7 | 1,6023 | 13,6126 | 1,5321 | 6,3679 | 15,0284 | 548,64 | 588,64 |
| 12 | 1,6242 | 13,7497 | 1,5489 | 6,3511 | 15,1456 | 547,50 | 587,50 |

Πίνακας 3.3-27: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 7,9 m/s, Συντελεστής z = 9,21656×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,7000 | 10,7000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4195 | 0,4933 | 10,2067 | 10,4896 | 608,42 | 648,42 |
| 0,6 | 0,3504 | 3,4123 | 0,6851 | 10,0149 | 10,5803 | 603,68 | 643,68 |
| 0,9 | 0,4295 | 4,1679 | 0,8279 | 9,8721 | 10,7159 | 600,03 | 640,03 |
| 1,2 | 0,4964 | 4,7996 | 0,9454 | 9,7546 | 10,8714 | 596,94 | 636,94 |
| 1,5 | 0,5555 | 5,3515 | 1,0470 | 9,6530 | 11,0372 | 594,20 | 634,20 |
| 1,8 | 0,6091 | 5,8465 | 1,1372 | 9,5628 | 11,2084 | 591,70 | 631,70 |
| 2,1 | 0,6585 | 6,2978 | 1,2189 | 9,4811 | 11,3821 | 589,38 | 629,38 |
| 2,4 | 0,7046 | 6,7145 | 1,2940 | 9,4060 | 11,5567 | 587,21 | 627,21 |
| 2,7 | 0,7480 | 7,1027 | 1,3636 | 9,3364 | 11,7310 | 585,15 | 625,15 |
| 3 | 0,7892 | 7,4668 | 1,4286 | 9,2714 | 11,9043 | 583,19 | 623,19 |
| 3,3 | 0,8285 | 7,8102 | 1,4898 | 9,2102 | 12,0759 | 581,31 | 621,31 |
| 3,6 | 0,8661 | 8,1357 | 1,5477 | 9,1523 | 12,2456 | 579,50 | 619,50 |
| 3,9 | 0,9023 | 8,4452 | 1,6026 | 9,0974 | 12,4131 | 577,75 | 617,75 |
| 4,2 | 0,9372 | 8,7407 | 1,6550 | 9,0450 | 12,5782 | 576,05 | 616,05 |
| 4,5 | 0,9710 | 9,0234 | 1,7052 | 8,9948 | 12,7408 | 574,40 | 614,40 |
| 4,8 | 1,0037 | 9,2946 | 1,7533 | 8,9467 | 12,9009 | 572,79 | 612,79 |
| 5,1 | 1,0356 | 9,5552 | 1,7995 | 8,9005 | 13,0584 | 571,22 | 611,22 |
| 5,4 | 1,0666 | 9,8062 | 1,8441 | 8,8559 | 13,2132 | 569,68 | 609,68 |
| 5,7 | 1,0968 | 10,0483 | 1,8871 | 8,8129 | 13,3655 | 568,18 | 608,18 |
| 6 | 1,1263 | 10,2822 | 1,9288 | 8,7712 | 13,5151 | 566,70 | 606,70 |
| 6,3 | 1,1551 | 10,5084 | 1,9691 | 8,7309 | 13,6622 | 565,26 | 605,26 |
| 6,6 | 1,1834 | 10,7274 | 2,0082 | 8,6918 | 13,8067 | 563,83 | 603,83 |
| 6,9 | 1,2111 | 10,9398 | 2,0462 | 8,6538 | 13,9487 | 562,43 | 602,43 |
| 7,2 | 1,2383 | 11,1458 | 2,0832 | 8,6168 | 14,0883 | 561,05 | 601,05 |
| 7,5 | 1,2649 | 11,3460 | 2,1192 | 8,5808 | 14,2254 | 559,69 | 599,69 |
| 7,8 | 1,2912 | 11,5405 | 2,1542 | 8,5458 | 14,3601 | 558,36 | 598,36 |
| 8,1 | 1,3169 | 11,7297 | 2,1885 | 8,5115 | 14,4925 | 557,03 | 597,03 |
| 8,4 | 1,3423 | 11,9140 | 2,2219 | 8,4781 | 14,6226 | 555,73 | 595,73 |
| 8,7 | 1,3673 | 12,0934 | 2,2545 | 8,4455 | 14,7505 | 554,44 | 594,44 |
| 9 | 1,3919 | 12,2683 | 2,2865 | 8,4135 | 14,8762 | 553,17 | 593,17 |
| 9,3 | 1,4162 | 12,4389 | 2,3177 | 8,3823 | 14,9997 | 551,91 | 591,91 |
| 9,6 | 1,4402 | 12,6054 | 2,3483 | 8,3517 | 15,1211 | 550,66 | 590,66 |
| 9,9 | 1,4638 | 12,7679 | 2,3783 | 8,3217 | 15,2404 | 549,43 | 589,43 |
| 10,2 | 1,4872 | 12,9267 | 2,4077 | 8,2923 | 15,3578 | 548,21 | 588,21 |
| 10,5 | 1,5102 | 13,0818 | 2,4365 | 8,2635 | 15,4731 | 547,00 | 587,00 |
| 10,8 | 1,5330 | 13,2335 | 2,4649 | 8,2351 | 15,5866 | 545,80 | 585,80 |
| 11,1 | 1,5556 | 13,3818 | 2,4927 | 8,2073 | 15,6981 | 544,62 | 584,62 |
| 11,4 | 1,5779 | 13,5268 | 2,5200 | 8,1800 | 15,8079 | 543,44 | 583,44 |
| 11,7 | 1,5999 | 13,6688 | 2,5468 | 8,1532 | 15,9158 | 542,28 | 582,28 |
| 12 | 1,6218 | 13,8078 | 2,5732 | 8,1268 | 16,0219 | 541,12 | 581,12 |

Πίνακας 3.3-28: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 10,7 m/s, Συντελεστής z = 8,8479×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,8000 | 13,8000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4196 | 0,7947 | 13,0053 | 13,2285 | 606,61 | 646,61 |
| 0,6 | 0,3504 | 3,4127 | 1,0986€ | 12,7014 | 13,1519 | 601,20 | 641,20 |
| 0,9 | 0,4295 | 4,1685 | 1,3229 | 12,4771 | 13,1550 | 597,08 | 637,08 |
| 1,2 | 0,4964 | 4,8006 | 1,5065 | 12,2935 | 13,1976 | 593,61 | 633,61 |
| 1,5 | 0,5555 | 5,3530 | 1,6642 | 12,1358 | 13,2640 | 590,56 | 630,56 |
| 1,8 | 0,6090 | 5,8483 | 1,8037 | 11,9963 | 13,3460 | 587,80 | 627,80 |
| 2,1 | 0,6584 | 6,3002 | 1,9295 | 11,8705 | 13,4388 | 585,25 | 625,25 |
| 2,4 | 0,7045 | 6,7174 | 2,0445 | 11,7555 | 13,5394 | 582,88 | 622,88 |
| 2,7 | 0,7479 | 7,1060 | 2,1508 | 11,6492 | 13,6455 | 580,64 | 620,64 |
| 3 | 0,7891 | 7,4707 | 2,2499 | 11,5501 | 13,7556 | 578,51 | 618,51 |
| 3,3 | 0,8283 | 7,8147 | 2,3428 | 11,4572 | 13,8685 | 576,48 | 616,48 |
| 3,6 | 0,8659 | 8,1408 | 2,4305 | 11,3695 | 13,9835 | 574,53 | 614,53 |
| 3,9 | 0,9021 | 8,4510 | 2,5135 | 11,2865 | 14,0998 | 572,66 | 612,66 |
| 4,2 | 0,9370 | 8,7471 | 2,5924 | 11,2076 | 14,2169 | 570,85 | 610,85 |
| 4,5 | 0,9707 | 9,0305 | 2,6677 | 11,1323 | 14,3345 | 569,09 | 609,09 |
| 4,8 | 1,0035 | 9,3023 | 2,7398 | 11,0602 | 14,4520 | 567,38 | 607,38 |
| 5,1 | 1,0353 | 9,5637 | 2,8090 | 10,9910 | 14,5694 | 565,72 | 605,72 |
| 5,4 | 1,0662 | 9,8154 | 2,8755 | 10,9245 | 14,6863 | 564,10 | 604,10 |
| 5,7 | 1,0964 | 10,0582 | 2,9396 | 10,8604 | 14,8026 | 562,51 | 602,51 |
| 6 | 1,1259 | 10,2928 | 3,0014 | 10,7986 | 14,9182 | 560,96 | 600,96 |
| 6,3 | 1,1547 | 10,5198 | 3,0612 | 10,7388 | 15,0329 | 559,45 | 599,45 |
| 6,6 | 1,1829 | 10,7396 | 3,1191 | 10,6809 | 15,1466 | 557,96 | 597,96 |
| 6,9 | 1,2106 | 10,9527 | 3,1753 | 10,6247 | 15,2593 | 556,50 | 596,50 |
| 7,2 | 1,2377 | 11,1596 | 3,2298 | 10,5702 | 15,3709 | 555,06 | 595,06 |
| 7,5 | 1,2644 | 11,3605 | 3,2828 | 10,5172 | 15,4814 | 553,65 | 593,65 |
| 7,8 | 1,2906 | 11,5558 | 3,3343 | 10,4657 | 15,5906 | 552,25 | 592,25 |
| 8,1 | 1,3163 | 11,7459 | 3,3845 | 10,4155 | 15,6987 | 550,88 | 590,88 |
| 8,4 | 1,3416 | 11,9310 | 3,4335 | 10,3665 | 15,8055 | 549,53 | 589,53 |
| 8,7 | 1,3666 | 12,1113 | 3,4812 | 10,3188 | 15,9110 | 548,20 | 588,20 |
| 9 | 1,3912 | 12,2870 | 3,5279 | 10,2721 | 16,0153 | 546,89 | 586,89 |
| 9,3 | 1,4154 | 12,4585 | 3,5734 | 10,2266 | 16,1182 | 545,59 | 585,59 |
| 9,6 | 1,4394 | 12,6258 | 3,6180 | 10,1820 | 16,2199 | 544,30 | 584,30 |
| 9,9 | 1,4630 | 12,7892 | 3,6616 | 10,1384 | 16,3203 | 543,04 | 583,04 |
| 10,2 | 1,4863 | 12,9488 | 3,7043 | 10,0957 | 16,4194 | 541,78 | 581,78 |
| 10,5 | 1,5093 | 13,1048 | 3,7461 | 10,0539 | 16,5172 | 540,54 | 580,54 |
| 10,8 | 1,5321 | 13,2574 | 3,7871 | 10,0129 | 16,6138 | 539,31 | 579,31 |
| 11,1 | 1,5546 | 13,4066 | 3,8273 | 9,9727 | 16,7090 | 538,10 | 578,10 |
| 11,4 | 1,5768 | 13,5526 | 3,8667 | 9,9333 | 16,8031 | 536,90 | 576,90 |
| 11,7 | 1,5988 | 13,6955 | 3,9054 | 9,8946 | 16,8958 | 535,71 | 575,71 |
| 12 | 1,6206 | 13,8354 | 3,9434 | 9,8566 | 16,9873 | 534,52 | 574,52 |

Πίνακας 3.3-29: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 13,8 m/s, Συντελεστής z = 8,67441×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,1000 | 17,1000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4198 | 1,1756 | 15,9244 | 16,1072 | 604,87 | 644,87 |
| 0,6 | 0,3504 | 3,4132 | 1,6178 | 15,4822 | 15,8539 | 598,82 | 638,82 |
| 0,9 | 0,4295 | 4,1694 | 1,9417 | 15,1583 | 15,7213 | 594,24 | 634,24 |
| 1,2 | 0,4963 | 4,8019 | 2,2050 | 14,8950 | 15,6499 | 590,41 | 630,41 |
| 1,5 | 0,5554 | 5,3547 | 2,4301 | 14,6699 | 15,6166 | 587,06 | 627,06 |
| 1,8 | 0,6090 | 5,8506 | 2,6284 | 14,4716 | 15,6095 | 584,04 | 624,04 |
| 2,1 | 0,6583 | 6,3031 | 2,8065 | 14,2935 | 15,6216 | 581,27 | 621,27 |
| 2,4 | 0,7044 | 6,7209 | 2,9688 | 14,1312 | 15,6481 | 578,69 | 618,69 |
| 2,7 | 0,7478 | 7,1103 | 3,1183 | 13,9817 | 15,6858 | 576,27 | 616,27 |
| 3 | 0,7889 | 7,4756 | 3,2571 | 13,8429 | 15,7325 | 573,98 | 613,98 |
| 3,3 | 0,8281 | 7,8204 | 3,3870 | 13,7130 | 15,7862 | 571,80 | 611,80 |
| 3,6 | 0,8657 | 8,1472 | 3,5091 | 13,5909 | 15,8458 | 569,72 | 609,72 |
| 3,9 | 0,9018 | 8,4582 | 3,6245 | 13,4755 | 15,9100 | 567,72 | 607,72 |
| 4,2 | 0,9367 | 8,7551 | 3,7340 | 13,3660 | 15,9781 | 565,79 | 605,79 |
| 4,5 | 0,9704 | 9,0393 | 3,8383 | 13,2617 | 16,0494 | 563,93 | 603,93 |
| 4,8 | 1,0031 | 9,3120 | 3,9378 | 13,1622 | 16,1232 | 562,12 | 602,12 |
| 5,1 | 1,0349 | 9,5743 | 4,0331 | 13,0669 | 16,1991 | 560,37 | 600,37 |
| 5,4 | 1,0658 | 9,8269 | 4,1246 | 12,9754 | 16,2766 | 558,66 | 598,66 |
| 5,7 | 1,0959 | 10,0706 | 4,2125 | 12,8875 | 16,3556 | 556,99 | 596,99 |
| 6 | 1,1254 | 10,3062 | 4,2972 | 12,8028 | 16,4356 | 555,37 | 595,37 |
| 6,3 | 1,1542 | 10,5341 | 4,3790 | 12,7210 | 16,5163 | 553,78 | 593,78 |
| 6,6 | 1,1824 | 10,7548 | 4,4581 | 12,6419 | 16,5977 | 552,22 | 592,22 |
| 6,9 | 1,2100 | 10,9689 | 4,5346 | 12,5654 | 16,6795 | 550,70 | 590,70 |
| 7,2 | 1,2371 | 11,1768 | 4,6088 | 12,4912 | 16,7616 | 549,20 | 589,20 |
| 7,5 | 1,2637 | 11,3787 | 4,6807 | 12,4193 | 16,8438 | 547,73 | 587,73 |
| 7,8 | 1,2898 | 11,5751 | 4,7507 | 12,3493 | 16,9260 | 546,29 | 586,29 |
| 8,1 | 1,3155 | 11,7662 | 4,8187 | 12,2813 | 17,0081 | 544,87 | 584,87 |
| 8,4 | 1,3408 | 11,9523 | 4,8849 | 12,2151 | 17,0900 | 543,47 | 583,47 |
| 8,7 | 1,3657 | 12,1336 | 4,9493 | 12,1507 | 17,1716 | 542,09 | 582,09 |
| 9 | 1,3903 | 12,3105 | 5,0122 | 12,0878 | 17,2529 | 540,73 | 580,73 |
| 9,3 | 1,4145 | 12,4830 | 5,0736 | 12,0264 | 17,3338 | 539,39 | 579,39 |
| 9,6 | 1,4383 | 12,6514 | 5,1335 | 11,9665 | 17,4142 | 538,07 | 578,07 |
| 9,9 | 1,4619 | 12,8159 | 5,1921 | 11,9079 | 17,4942 | 536,77 | 576,77 |
| 10,2 | 1,4852 | 12,9766 | 5,2493 | 11,8507 | 17,5736 | 535,48 | 575,48 |
| 10,5 | 1,5081 | 13,1338 | 5,3053 | 11,7947 | 17,6525 | 534,21 | 574,21 |
| 10,8 | 1,5309 | 13,2874 | 5,3602 | 11,7398 | 17,7307 | 532,95 | 572,95 |
| 11,1 | 1,5533 | 13,4377 | 5,4139 | 11,6861 | 17,8083 | 531,70 | 571,70 |
| 11,4 | 1,5755 | 13,5848 | 5,4665 | 11,6335 | 17,8853 | 530,47 | 570,47 |
| 11,7 | 1,5975 | 13,7289 | 5,5182 | 11,5818 | 17,9616 | 529,25 | 569,25 |
| 12 | 1,6192 | 13,8699 | 5,5688 | 11,5312 | 18,0373 | 528,05 | 568,05 |

Πίνακας 3.3-30: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 17,1 m/s, Συντελεστής z = 8,45755×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,7000 | 20,7000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4198 | 1,6981 | 19,0019 | 19,1553 | 603,14 | 643,14 |
| 0,6 | 0,3504 | 3,4132 | 2,3244 | 18,3756 | 18,6899 | 596,47 | 636,47 |
| 0,9 | 0,4295 | 4,1694 | 2,7788 | 17,9212 | 18,3998 | 591,45 | 631,45 |
| 1,2 | 0,4963 | 4,8019 | 3,1458 | 17,5542 | 18,1992 | 587,27 | 627,27 |
| 1,5 | 0,5554 | 5,3547 | 3,4576 | 17,2424 | 18,0547 | 583,62 | 623,62 |
| 1,8 | 0,6090 | 5,8506 | 3,7308 | 16,9692 | 17,9495 | 580,35 | 620,35 |
| 2,1 | 0,6583 | 6,3031 | 3,9752 | 16,7248 | 17,8731 | 577,36 | 617,36 |
| 2,4 | 0,7044 | 6,7209 | 4,1970 | 16,5030 | 17,8191 | 574,59 | 614,59 |
| 2,7 | 0,7478 | 7,1103 | 4,4005 | 16,2995 | 17,7829 | 572,00 | 612,00 |
| 3 | 0,7889 | 7,4756 | 4,5889 | 16,1111 | 17,7610 | 569,55 | 609,55 |
| 3,3 | 0,8281 | 7,8204 | 4,7645 | 15,9355 | 17,7510 | 567,23 | 607,23 |
| 3,6 | 0,8657 | 8,1472 | 4,9292 | 15,7708 | 17,7509 | 565,02 | 605,02 |
| 3,9 | 0,9018 | 8,4582 | 5,0844 | 15,6156 | 17,7592 | 562,90 | 602,90 |
| 4,2 | 0,9367 | 8,7551 | 5,2313 | 15,4687 | 17,7745 | 560,86 | 600,86 |
| 4,5 | 0,9704 | 9,0393 | 5,3707 | 15,3293 | 17,7960 | 558,89 | 598,89 |
| 4,8 | 1,0031 | 9,3120 | 5,5036 | 15,1964 | 17,8226 | 556,99 | 596,99 |
| 5,1 | 1,0349 | 9,5743 | 5,6304 | 15,0696 | 17,8538 | 555,14 | 595,14 |
| 5,4 | 1,0658 | 9,8269 | 5,7520 | 14,9480 | 17,8889 | 553,35 | 593,35 |
| 5,7 | 1,0959 | 10,0706 | 5,8686 | 14,8314 | 17,9273 | 551,61 | 591,61 |
| 6 | 1,1254 | 10,3062 | 5,9807 | 14,7193 | 17,9687 | 549,91 | 589,91 |
| 6,3 | 1,1542 | 10,5341 | 6,0887 | 14,6113 | 18,0127 | 548,25 | 588,25 |
| 6,6 | 1,1824 | 10,7548 | 6,1929 | 14,5071 | 18,0589 | 546,63 | 586,63 |
| 6,9 | 1,2100 | 10,9689 | 6,2935 | 14,4065 | 18,1070 | 545,04 | 585,04 |
| 7,2 | 1,2371 | 11,1768 | 6,3909 | 14,3091 | 18,1568 | 543,49 | 583,49 |
| 7,5 | 1,2637 | 11,3787 | 6,4853 | 14,2147 | 18,2080 | 541,96 | 581,96 |
| 7,8 | 1,2898 | 11,5751 | 6,5768 | 14,1232 | 18,2605 | 540,47 | 580,47 |
| 8,1 | 1,3155 | 11,7662 | 6,6657 | 14,0343 | 18,3141 | 539,00 | 579,00 |
| 8,4 | 1,3408 | 11,9523 | 6,7521 | 13,9479 | 18,3685 | 537,55 | 577,55 |
| 8,7 | 1,3657 | 12,1336 | 6,8361 | 13,8639 | 18,4237 | 536,13 | 576,13 |
| 9 | 1,3903 | 12,3105 | 6,9179 | 13,7821 | 18,4796 | 534,73 | 574,73 |
| 9,3 | 1,4145 | 12,4830 | 6,9976 | 13,7024 | 18,5359 | 533,35 | 573,35 |
| 9,6 | 1,4383 | 12,6514 | 7,0753 | 13,6247 | 18,5927 | 531,99 | 571,99 |
| 9,9 | 1,4619 | 12,8159 | 7,1512 | 13,5488 | 18,6499 | 530,65 | 570,65 |
| 10,2 | 1,4852 | 12,9766 | 7,2253 | 13,4747 | 18,7073 | 529,32 | 569,32 |
| 10,5 | 1,5081 | 13,1338 | 7,2976 | 13,4024 | 18,7648 | 528,02 | 568,02 |
| 10,8 | 1,5309 | 13,2874 | 7,3684 | 13,3316 | 18,8225 | 526,73 | 566,73 |
| 11,1 | 1,5533 | 13,4377 | 7,4376 | 13,2624 | 18,8802 | 525,45 | 565,45 |
| 11,4 | 1,5755 | 13,5848 | 7,5054 | 13,1946 | 18,9379 | 524,19 | 564,19 |
| 11,7 | 1,5975 | 13,7289 | 7,5718 | 13,1282 | 18,9956 | 522,95 | 562,95 |
| 12 | 1,6192 | 13,8699 | 7,6368 | 13,0632 | 19,0531 | 521,71 | 561,71 |

Πίνακας 3.3-31: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 20,7 m/s, Συντελεστής z = 8,45755×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,4000 | 24,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4196 | 2,3792 | 22,0208 | 22,1533 | 601,52 | 641,52 |
| 0,6 | 0,3504 | 3,4127 | 3,2366 | 21,1634 | 21,4368 | 594,28 | 634,28 |
| 0,9 | 0,4295 | 4,1685 | 3,8522 | 20,5478 | 20,9664 | 588,86 | 628,86 |
| 1,2 | 0,4964 | 4,8006 | 4,3452 | 20,0548 | 20,6213 | 584,37 | 624,37 |
| 1,5 | 0,5555 | 5,3530 | 4,7615 | 19,6385 | 20,3549 | 580,47 | 620,47 |
| 1,8 | 0,6090 | 5,8483 | 5,1242 | 19,2758 | 20,1434 | 576,97 | 616,97 |
| 2,1 | 0,6584 | 6,3002 | 5,4470 | 18,9530 | 19,9727 | 573,79 | 613,79 |
| 2,4 | 0,7045 | 6,7174 | 5,7386 | 18,6614 | 19,8336 | 570,85 | 610,85 |
| 2,7 | 0,7479 | 7,1060 | 6,0051 | 18,3949 | 19,7197 | 568,11 | 608,11 |
| 3 | 0,7891 | 7,4707 | 6,2509 | 18,1491 | 19,6265 | 565,52 | 605,52 |
| 3,3 | 0,8283 | 7,8147 | 6,4793 | 17,9207 | 19,5505 | 563,08 | 603,08 |
| 3,6 | 0,8659 | 8,1408 | 6,6928 | 17,7072 | 19,4889 | 560,75 | 600,75 |
| 3,9 | 0,9021 | 8,4510 | 6,8933 | 17,5067 | 19,4397 | 558,52 | 598,52 |
| 4,2 | 0,9370 | 8,7471 | 7,0825 | 17,3175 | 19,4012 | 556,38 | 596,38 |
| 4,5 | 0,9707 | 9,0305 | 7,2617 | 17,1383 | 19,3719 | 554,33 | 594,33 |
| 4,8 | 1,0035 | 9,3023 | 7,4320 | 16,9680 | 19,3507 | 552,34 | 592,34 |
| 5,1 | 1,0353 | 9,5637 | 7,5942 | 16,8058 | 19,3365 | 550,42 | 590,42 |
| 5,4 | 1,0662 | 9,8154 | 7,7492 | 16,6508 | 19,3285 | 548,56 | 588,56 |
| 5,7 | 1,0964 | 10,0582 | 7,8976 | 16,5024 | 19,3261 | 546,74 | 586,74 |
| 6 | 1,1259 | 10,2928 | 8,0400 | 16,3600 | 19,3286 | 544,98 | 584,98 |
| 6,3 | 1,1547 | 10,5198 | 8,1768 | 16,2232 | 19,3354 | 543,26 | 583,26 |
| 6,6 | 1,1829 | 10,7396 | 8,3086 | 16,0914 | 19,3461 | 541,59 | 581,59 |
| 6,9 | 1,2106 | 10,9527 | 8,4357 | 15,9643 | 19,3603 | 539,95 | 579,95 |
| 7,2 | 1,2377 | 11,1596 | 8,5585 | 15,8415 | 19,3776 | 538,34 | 578,34 |
| 7,5 | 1,2644 | 11,3605 | 8,6772 | 15,7228 | 19,3976 | 536,77 | 576,77 |
| 7,8 | 1,2906 | 11,5558 | 8,7921 | 15,6079 | 19,4202 | 535,23 | 575,23 |
| 8,1 | 1,3163 | 11,7459 | 8,9035 | 15,4965 | 19,4450 | 533,72 | 573,72 |
| 8,4 | 1,3416 | 11,9310 | 9,0116 | 15,3884 | 19,4718 | 532,23 | 572,23 |
| 8,7 | 1,3666 | 12,1113 | 9,1166 | 15,2834 | 19,5004 | 530,77 | 570,77 |
| 9 | 1,3912 | 12,2870 | 9,2187 | 15,1813 | 19,5306 | 529,33 | 569,33 |
| 9,3 | 1,4154 | 12,4585 | 9,3180 | 15,0820 | 19,5622 | 527,92 | 567,92 |
| 9,6 | 1,4394 | 12,6258 | 9,4147 | 14,9853 | 19,5952 | 526,53 | 566,53 |
| 9,9 | 1,4630 | 12,7892 | 9,5090 | 14,8910 | 19,6292 | 525,16 | 565,16 |
| 10,2 | 1,4863 | 12,9488 | 9,6009 | 14,7991 | 19,6644 | 523,80 | 563,80 |
| 10,5 | 1,5093 | 13,1048 | 9,6905 | 14,7095 | 19,7004 | 522,47 | 562,47 |
| 10,8 | 1,5321 | 13,2574 | 9,7781 | 14,6219 | 19,7372 | 521,15 | 561,15 |
| 11,1 | 1,5546 | 13,4066 | 9,8637 | 14,5363 | 19,7748 | 519,85 | 559,85 |
| 11,4 | 1,5768 | 13,5526 | 9,9473 | 14,4527 | 19,8129 | 518,57 | 558,57 |
| 11,7 | 1,5988 | 13,6955 | 10,0291 | 14,3709 | 19,8516 | 517,30 | 557,30 |
| 12 | 1,6206 | 13,8354 | 10,1092 | 14,2908 | 19,8908 | 516,04 | 556,04 |

Πίνακας 3.3-32: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 24,4 m/s, Συντελεστής z = 8,67441×10-6 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4000 | 28,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4196 | 3,1725 | 25,2275 | 25,3432 | 599,89 | 639,89 |
| 0,6 | 0,3504 | 3,4127 | 4,2915 | 24,1085 | 24,3489 | 592,08 | 632,08 |
| 0,9 | 0,4295 | 4,1685 | 5,0870 | 23,3130 | 23,6827 | 586,27 | 626,27 |
| 1,2 | 0,4964 | 4,8006 | 5,7197 | 22,6803 | 23,1828 | 581,46 | 621,46 |
| 1,5 | 0,5555 | 5,3530 | 6,2507 | 22,1493 | 22,7870 | 577,30 | 617,30 |
| 1,8 | 0,6090 | 5,8483 | 6,7110 | 21,6890 | 22,4637 | 573,59 | 613,59 |
| 2,1 | 0,6584 | 6,3002 | 7,1188 | 21,2812 | 22,1942 | 570,22 | 610,22 |
| 2,4 | 0,7045 | 6,7174 | 7,4857 | 20,9143 | 21,9666 | 567,11 | 607,11 |
| 2,7 | 0,7479 | 7,1060 | 7,8199 | 20,5801 | 21,7724 | 564,21 | 604,21 |
| 3 | 0,7891 | 7,4707 | 8,1271 | 20,2729 | 21,6056 | 561,49 | 601,49 |
| 3,3 | 0,8283 | 7,8147 | 8,4116 | 19,9884 | 21,4617 | 558,92 | 598,92 |
| 3,6 | 0,8659 | 8,1408 | 8,6768 | 19,7232 | 21,3372 | 556,48 | 596,48 |
| 3,9 | 0,9021 | 8,4510 | 8,9253 | 19,4747 | 21,2293 | 554,15 | 594,15 |
| 4,2 | 0,9370 | 8,7471 | 9,1592 | 19,2408 | 21,1358 | 551,92 | 591,92 |
| 4,5 | 0,9707 | 9,0305 | 9,3801 | 19,0199 | 21,0548 | 549,77 | 589,77 |
| 4,8 | 1,0035 | 9,3023 | 9,5896 | 18,8104 | 20,9849 | 547,70 | 587,70 |
| 5,1 | 1,0353 | 9,5637 | 9,7887 | 18,6113 | 20,9247 | 545,70 | 585,70 |
| 5,4 | 1,0662 | 9,8154 | 9,9786 | 18,4214 | 20,8732 | 543,77 | 583,77 |
| 5,7 | 1,0964 | 10,0582 | 10,1601 | 18,2399 | 20,8294 | 541,89 | 581,89 |
| 6 | 1,1259 | 10,2928 | 10,3339 | 18,0661 | 20,7925 | 540,06 | 580,06 |
| 6,3 | 1,1547 | 10,5198 | 10,5006 | 17,8994 | 20,7618 | 538,28 | 578,28 |
| 6,6 | 1,1829 | 10,7396 | 10,6609 | 17,7391 | 20,7368 | 536,55 | 576,55 |
| 6,9 | 1,2106 | 10,9527 | 10,8153 | 17,5847 | 20,7168 | 534,86 | 574,86 |
| 7,2 | 1,2377 | 11,1596 | 10,9641 | 17,4359 | 20,7014 | 533,20 | 573,20 |
| 7,5 | 1,2644 | 11,3605 | 11,1078 | 17,2922 | 20,6901 | 531,58 | 571,58 |
| 7,8 | 1,2906 | 11,5558 | 11,2467 | 17,1533 | 20,6827 | 530,00 | 570,00 |
| 8,1 | 1,3163 | 11,7459 | 11,3812 | 17,0188 | 20,6786 | 528,44 | 568,44 |
| 8,4 | 1,3416 | 11,9310 | 11,5115 | 16,8885 | 20,6778 | 526,92 | 566,92 |
| 8,7 | 1,3666 | 12,1113 | 11,6379 | 16,7621 | 20,6797 | 525,42 | 565,42 |
| 9 | 1,3912 | 12,2870 | 11,7606 | 16,6394 | 20,6843 | 523,95 | 563,95 |
| 9,3 | 1,4154 | 12,4585 | 11,8798 | 16,5202 | 20,6913 | 522,50 | 562,50 |
| 9,6 | 1,4394 | 12,6258 | 11,9958 | 16,4042 | 20,7005 | 521,07 | 561,07 |
| 9,9 | 1,4630 | 12,7892 | 12,1086 | 16,2914 | 20,7117 | 519,67 | 559,67 |
| 10,2 | 1,4863 | 12,9488 | 12,2185 | 16,1815 | 20,7247 | 518,29 | 558,29 |
| 10,5 | 1,5093 | 13,1048 | 12,3257 | 16,0743 | 20,7393 | 516,93 | 556,93 |
| 10,8 | 1,5321 | 13,2574 | 12,4302 | 15,9698 | 20,7555 | 515,58 | 555,58 |
| 11,1 | 1,5546 | 13,4066 | 12,5322 | 15,8678 | 20,7731 | 514,26 | 554,26 |
| 11,4 | 1,5768 | 13,5526 | 12,6318 | 15,7682 | 20,7920 | 512,95 | 552,95 |
| 11,7 | 1,5988 | 13,6955 | 12,7292 | 15,6708 | 20,8120 | 511,66 | 551,66 |
| 12 | 1,6206 | 13,8354 | 12,8243 | 15,5757 | 20,8331 | 510,38 | 550,38 |

Πίνακας 3.3-33: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,0035 m και μάζας m = 0,000484905 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 28,4 m/s, Συντελεστής z = 8,67441×10-6 kg/m

Σχήμα 3.3-23: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 0,2 m/s

Σχήμα 3.3-24: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 1,5 m/s

Σχήμα 3.3-25: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 3,3 m/s

Σχήμα 3.3-26: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 5,4 m/s

Σχήμα 3.3-27: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 7,9 m/s

Σχήμα 3.3-28: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 10,7 m/s

Σχήμα 3.3-29: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 13,8 m/s

Σχήμα 3.3-30: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 17,1 m/s

Σχήμα 3.3-31: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 20,7 m/s

Σχήμα 3.3-32: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 24,4 m/s

Σχήμα 3.3-33: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,0035 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 28,4 m/s

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2480 | 2,4063 | 0,0005 | 0,1995 | 2,4146 | 617,43 | 657,43 |
| 0,6 | 0,3517 | 3,3754 | 0,0008 | 0,1992 | 3,3813 | 615,57 | 655,57 |
| 0,9 | 0,4319 | 4,1006 | 0,0009 | 0,1991 | 4,1055 | 613,90 | 653,90 |
| 1,2 | 0,5001 | 4,6970 | 0,0011 | 0,1989 | 4,7012 | 612,33 | 652,33 |
| 1,5 | 0,5606 | 5,2095 | 0,0012 | 0,1988 | 5,2133 | 610,84 | 650,84 |
| 1,8 | 0,6158 | 5,6614 | 0,0013 | 0,1987 | 5,6649 | 609,41 | 649,41 |
| 2,1 | 0,6669 | 6,0667 | 0,0015 | 0,1985 | 6,0700 | 608,03 | 648,03 |
| 2,4 | 0,7149 | 6,4347 | 0,0016 | 0,1984 | 6,4378 | 606,69 | 646,69 |
| 2,7 | 0,7603 | 6,7718 | 0,0017 | 0,1983 | 6,7747 | 605,37 | 645,37 |
| 3 | 0,8037 | 7,0827 | 0,0017 | 0,1983 | 7,0855 | 604,09 | 644,09 |
| 3,3 | 0,8452 | 7,3711 | 0,0018 | 0,1982 | 7,3737 | 602,82 | 642,82 |
| 3,6 | 0,8851 | 7,6398 | 0,0019 | 0,1981 | 7,6423 | 601,58 | 641,58 |
| 3,9 | 0,9238 | 7,8911 | 0,0020 | 0,1980 | 7,8935 | 600,36 | 640,36 |
| 4,2 | 0,9612 | 8,1268 | 0,0021 | 0,1979 | 8,1293 | 599,16 | 639,16 |
| 4,5 | 0,9976 | 8,3487 | 0,0022 | 0,1978 | 8,3510 | 597,97 | 637,97 |
| 4,8 | 1,0331 | 8,5578 | 0,0022 | 0,1978 | 8,5601 | 596,80 | 636,80 |
| 5,1 | 1,0678 | 8,7555 | 0,0023 | 0,1977 | 8,7577 | 595,64 | 635,64 |
| 5,4 | 1,1017 | 8,9426 | 0,0024 | 0,1976 | 8,9448 | 594,49 | 634,49 |
| 5,7 | 1,1349 | 9,1200 | 0,0025 | 0,1975 | 9,1222 | 593,36 | 633,36 |
| 6 | 1,1675 | 9,2885 | 0,0025 | 0,1975 | 9,2906 | 592,23 | 632,23 |
| 6,3 | 1,1995 | 9,4486 | 0,0026 | 0,1974 | 9,4507 | 591,12 | 631,12 |
| 6,6 | 1,2310 | 9,6010 | 0,0027 | 0,1973 | 9,6030 | 590,01 | 630,01 |
| 6,9 | 1,2620 | 9,7462 | 0,0027 | 0,1973 | 9,7482 | 588,91 | 628,91 |
| 7,2 | 1,2926 | 9,8847 | 0,0028 | 0,1972 | 9,8867 | 587,82 | 627,82 |
| 7,5 | 1,3227 | 10,0169 | 0,0029 | 0,1971 | 10,0188 | 586,74 | 626,74 |
| 7,8 | 1,3525 | 10,1432 | 0,0029 | 0,1971 | 10,1451 | 585,67 | 625,67 |
| 8,1 | 1,3819 | 10,2639 | 0,0030 | 0,1970 | 10,2658 | 584,61 | 624,61 |
| 8,4 | 1,4109 | 10,3794 | 0,0030 | 0,1970 | 10,3812 | 583,55 | 623,55 |
| 8,7 | 1,4397 | 10,4899 | 0,0031 | 0,1969 | 10,4917 | 582,49 | 622,49 |
| 9 | 1,4681 | 10,5958 | 0,0032 | 0,1968 | 10,5976 | 581,45 | 621,45 |
| 9,3 | 1,4963 | 10,6972 | 0,0032 | 0,1968 | 10,6990 | 580,41 | 620,41 |
| 9,6 | 1,5242 | 10,7944 | 0,0033 | 0,1967 | 10,7962 | 579,37 | 619,37 |
| 9,9 | 1,5519 | 10,8877 | 0,0033 | 0,1967 | 10,8895 | 578,34 | 618,34 |
| 10,2 | 1,5793 | 10,9772 | 0,0034 | 0,1966 | 10,9790 | 577,32 | 617,32 |
| 10,5 | 1,6066 | 11,0631 | 0,0035 | 0,1965 | 11,0649 | 576,30 | 616,30 |
| 10,8 | 1,6336 | 11,1457 | 0,0035 | 0,1965 | 11,1474 | 575,29 | 615,29 |
| 11,1 | 1,6604 | 11,2249 | 0,0036 | 0,1964 | 11,2267 | 574,28 | 614,28 |
| 11,4 | 1,6870 | 11,3011 | 0,0036 | 0,1964 | 11,3028 | 573,27 | 613,27 |
| 11,7 | 1,7135 | 11,3743 | 0,0037 | 0,1963 | 11,3760 | 572,27 | 612,27 |
| 12 | 1,7398 | 11,4447 | 0,0037 | 0,1963 | 11,4464 | 571,28 | 611,28 |

Πίνακας 3.3-34: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 0,2 m/s, Συντελεστής z = 3,96544×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2476 | 2,4176 | 0,0130 | 1,4870 | 2,8383 | 616,45 | 656,45 |
| 0,6 | 0,3506 | 3,4070 | 0,0183 | 1,4817 | 3,7153 | 614,47 | 654,47 |
| 0,9 | 0,4299 | 4,1581 | 0,0224 | 1,4776 | 4,4129 | 612,73 | 652,73 |
| 1,2 | 0,4969 | 4,7847 | 0,0258 | 1,4742 | 5,0066 | 611,13 | 651,13 |
| 1,5 | 0,5563 | 5,3308 | 0,0288 | 1,4712 | 5,5301 | 609,62 | 649,62 |
| 1,8 | 0,6101 | 5,8193 | 0,0316 | 1,4684 | 6,0017 | 608,18 | 648,18 |
| 2,1 | 0,6597 | 6,2638 | 0,0341 | 1,4659 | 6,4331 | 606,80 | 646,80 |
| 2,4 | 0,7061 | 6,6732 | 0,0364 | 1,4636 | 6,8318 | 605,45 | 645,45 |
| 2,7 | 0,7498 | 7,0536 | 0,0386 | 1,4614 | 7,2034 | 604,14 | 644,14 |
| 3 | 0,7913 | 7,4096 | 0,0407 | 1,4593 | 7,5519 | 602,87 | 642,87 |
| 3,3 | 0,8309 | 7,7446 | 0,0426 | 1,4574 | 7,8805 | 601,62 | 641,62 |
| 3,6 | 0,8688 | 8,0613 | 0,0445 | 1,4555 | 8,1916 | 600,39 | 640,39 |
| 3,9 | 0,9054 | 8,3618 | 0,0464 | 1,4536 | 8,4872 | 599,19 | 639,19 |
| 4,2 | 0,9406 | 8,6479 | 0,0481 | 1,4519 | 8,7690 | 598,01 | 638,01 |
| 4,5 | 0,9748 | 8,9211 | 0,0498 | 1,4502 | 9,0382 | 596,84 | 636,84 |
| 4,8 | 1,0079 | 9,1824 | 0,0514 | 1,4486 | 9,2960 | 595,70 | 635,70 |
| 5,1 | 1,0402 | 9,4330 | 0,0530 | 1,4470 | 9,5434 | 594,56 | 634,56 |
| 5,4 | 1,0716 | 9,6738 | 0,0545 | 1,4455 | 9,7812 | 593,45 | 633,45 |
| 5,7 | 1,1022 | 9,9054 | 0,0561 | 1,4439 | 10,0101 | 592,34 | 632,34 |
| 6 | 1,1321 | 10,1287 | 0,0575 | 1,4425 | 10,2309 | 591,25 | 631,25 |
| 6,3 | 1,1615 | 10,3441 | 0,0589 | 1,4411 | 10,4440 | 590,17 | 630,17 |
| 6,6 | 1,1902 | 10,5521 | 0,0603 | 1,4397 | 10,6499 | 589,10 | 629,10 |
| 6,9 | 1,2183 | 10,7534 | 0,0617 | 1,4383 | 10,8491 | 588,04 | 628,04 |
| 7,2 | 1,2460 | 10,9481 | 0,0631 | 1,4369 | 11,0420 | 586,99 | 626,99 |
| 7,5 | 1,2731 | 11,1369 | 0,0644 | 1,4356 | 11,2290 | 585,95 | 625,95 |
| 7,8 | 1,2999 | 11,3199 | 0,0657 | 1,4343 | 11,4104 | 584,92 | 624,92 |
| 8,1 | 1,3262 | 11,4975 | 0,0669 | 1,4331 | 11,5864 | 583,90 | 623,90 |
| 8,4 | 1,3520 | 11,6699 | 0,0682 | 1,4318 | 11,7574 | 582,88 | 622,88 |
| 8,7 | 1,3776 | 11,8375 | 0,0694 | 1,4306 | 11,9237 | 581,87 | 621,87 |
| 9 | 1,4027 | 12,0005 | 0,0706 | 1,4294 | 12,0853 | 580,88 | 620,88 |
| 9,3 | 1,4276 | 12,1590 | 0,0718 | 1,4282 | 12,2426 | 579,88 | 619,88 |
| 9,6 | 1,4521 | 12,3133 | 0,0730 | 1,4270 | 12,3958 | 578,90 | 618,90 |
| 9,9 | 1,4763 | 12,4636 | 0,0741 | 1,4259 | 12,5449 | 577,92 | 617,92 |
| 10,2 | 1,5002 | 12,6101 | 0,0753 | 1,4247 | 12,6903 | 576,95 | 616,95 |
| 10,5 | 1,5239 | 12,7528 | 0,0764 | 1,4236 | 12,8320 | 575,98 | 615,98 |
| 10,8 | 1,5473 | 12,8920 | 0,0775 | 1,4225 | 12,9702 | 575,02 | 615,02 |
| 11,1 | 1,5704 | 13,0278 | 0,0786 | 1,4214 | 13,1051 | 574,07 | 614,07 |
| 11,4 | 1,5934 | 13,1603 | 0,0797 | 1,4203 | 13,2367 | 573,12 | 613,12 |
| 11,7 | 1,6160 | 13,2897 | 0,0808 | 1,4192 | 13,3653 | 572,18 | 612,18 |
| 12 | 1,6385 | 13,4160 | 0,0818 | 1,4182 | 13,4908 | 571,24 | 611,24 |

Πίνακας 3.3-35: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 1,5 m/s, Συντελεστής z = 1,69948×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3000 | 3,3000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4192 | 0,0504 | 3,2496 | 4,0513 | 614,97 | 654,97 |
| 0,6 | 0,3504 | 3,4116 | 0,0709 | 3,2291 | 4,6975 | 612,63 | 652,63 |
| 0,9 | 0,4296 | 4,1665 | 0,0865 | 3,2135 | 5,2618 | 610,68 | 650,68 |
| 1,2 | 0,4965 | 4,7975 | 0,0995 | 3,2005 | 5,7671 | 608,93 | 648,93 |
| 1,5 | 0,5556 | 5,3486 | 0,1110 | 3,1890 | 6,2272 | 607,31 | 647,31 |
| 1,8 | 0,6092 | 5,8426 | 0,1213 | 3,1787 | 6,6514 | 605,78 | 645,78 |
| 2,1 | 0,6587 | 6,2931 | 0,1307 | 3,1693 | 7,0461 | 604,32 | 644,32 |
| 2,4 | 0,7048 | 6,7087 | 0,1395 | 3,1605 | 7,4159 | 602,92 | 642,92 |
| 2,7 | 0,7483 | 7,0958 | 0,1477 | 3,1523 | 7,7644 | 601,56 | 641,56 |
| 3 | 0,7895 | 7,4587 | 0,1555 | 3,1445 | 8,0945 | 600,25 | 640,25 |
| 3,3 | 0,8288 | 7,8010 | 0,1628 | 3,1372 | 8,4081 | 598,96 | 638,96 |
| 3,6 | 0,8665 | 8,1252 | 0,1699 | 3,1301 | 8,7073 | 597,70 | 637,70 |
| 3,9 | 0,9027 | 8,4335 | 0,1766 | 3,1234 | 8,9933 | 596,47 | 636,47 |
| 4,2 | 0,9377 | 8,7276 | 0,1831 | 3,1169 | 9,2675 | 595,27 | 635,27 |
| 4,5 | 0,9715 | 9,0089 | 0,1893 | 3,1107 | 9,5309 | 594,08 | 634,08 |
| 4,8 | 1,0043 | 9,2787 | 0,1953 | 3,1047 | 9,7844 | 592,91 | 632,91 |
| 5,1 | 1,0362 | 9,5380 | 0,2011 | 3,0989 | 10,0287 | 591,76 | 631,76 |
| 5,4 | 1,0673 | 9,7875 | 0,2068 | 3,0932 | 10,2647 | 590,63 | 630,63 |
| 5,7 | 1,0975 | 10,0281 | 0,2123 | 3,0877 | 10,4927 | 589,51 | 629,51 |
| 6 | 1,1271 | 10,2605 | 0,2176 | 3,0824 | 10,7135 | 588,41 | 628,41 |
| 6,3 | 1,1560 | 10,4851 | 0,2228 | 3,0772 | 10,9273 | 587,32 | 627,32 |
| 6,6 | 1,1843 | 10,7026 | 0,2279 | 3,0721 | 11,1348 | 586,24 | 626,24 |
| 6,9 | 1,2121 | 10,9133 | 0,2328 | 3,0672 | 11,3362 | 585,17 | 625,17 |
| 7,2 | 1,2393 | 11,1178 | 0,2377 | 3,0623 | 11,5318 | 584,12 | 624,12 |
| 7,5 | 1,2661 | 11,3163 | 0,2425 | 3,0575 | 11,7221 | 583,07 | 623,07 |
| 7,8 | 1,2924 | 11,5092 | 0,2471 | 3,0529 | 11,9072 | 582,04 | 622,04 |
| 8,1 | 1,3182 | 11,6967 | 0,2517 | 3,0483 | 12,0874 | 581,01 | 621,01 |
| 8,4 | 1,3437 | 11,8793 | 0,2562 | 3,0438 | 12,2630 | 579,99 | 619,99 |
| 8,7 | 1,3687 | 12,0570 | 0,2606 | 3,0394 | 12,4342 | 578,98 | 618,98 |
| 9 | 1,3934 | 12,2302 | 0,2649 | 3,0351 | 12,6012 | 577,98 | 617,98 |
| 9,3 | 1,4178 | 12,3991 | 0,2691 | 3,0309 | 12,7642 | 576,99 | 616,99 |
| 9,6 | 1,4418 | 12,5638 | 0,2733 | 3,0267 | 12,9232 | 576,00 | 616,00 |
| 9,9 | 1,4656 | 12,7246 | 0,2774 | 3,0226 | 13,0786 | 575,03 | 615,03 |
| 10,2 | 1,4890 | 12,8815 | 0,2815 | 3,0185 | 13,2305 | 574,05 | 614,05 |
| 10,5 | 1,5121 | 13,0349 | 0,2855 | 3,0145 | 13,3789 | 573,09 | 613,09 |
| 10,8 | 1,5350 | 13,1847 | 0,2894 | 3,0106 | 13,5241 | 572,13 | 612,13 |
| 11,1 | 1,5577 | 13,3312 | 0,2933 | 3,0067 | 13,6660 | 571,18 | 611,18 |
| 11,4 | 1,5800 | 13,4745 | 0,2972 | 3,0028 | 13,8050 | 570,23 | 610,23 |
| 11,7 | 1,6022 | 13,6146 | 0,3009 | 2,9991 | 13,9410 | 569,29 | 609,29 |
| 12 | 1,6241 | 13,7518 | 0,3047 | 2,9953 | 14,0742 | 568,36 | 608,36 |

Πίνακας 3.3-36: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 3,3 m/s, Συντελεστής z = 1,37374×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,4000 | 5,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4194 | 0,1296 | 5,2704 | 5,7992 | 613,46 | 653,46 |
| 0,6 | 0,3504 | 3,4122 | 0,1816 | 5,2184 | 6,2350 | 610,63 | 650,63 |
| 0,9 | 0,4295 | 4,1676 | 0,2209 | 5,1791 | 6,6477 | 608,36 | 648,36 |
| 1,2 | 0,4964 | 4,7992 | 0,2537 | 5,1463 | 7,0368 | 606,38 | 646,38 |
| 1,5 | 0,5555 | 5,3510 | 0,2824 | 5,1176 | 7,4043 | 604,58 | 644,58 |
| 1,8 | 0,6091 | 5,8457 | 0,3080 | 5,0920 | 7,7524 | 602,90 | 642,90 |
| 2,1 | 0,6585 | 6,2969 | 0,3315 | 5,0685 | 8,0833 | 601,32 | 641,32 |
| 2,4 | 0,7047 | 6,7134 | 0,3532 | 5,0468 | 8,3988 | 599,81 | 639,81 |
| 2,7 | 0,7481 | 7,1013 | 0,3735 | 5,0265 | 8,7003 | 598,36 | 638,36 |
| 3 | 0,7893 | 7,4652 | 0,3925 | 5,0075 | 8,9891 | 596,96 | 636,96 |
| 3,3 | 0,8286 | 7,8084 | 0,4106 | 4,9894 | 9,2663 | 595,61 | 635,61 |
| 3,6 | 0,8662 | 8,1336 | 0,4277 | 4,9723 | 9,5330 | 594,29 | 634,29 |
| 3,9 | 0,9024 | 8,4429 | 0,4442 | 4,9558 | 9,7900 | 593,00 | 633,00 |
| 4,2 | 0,9373 | 8,7381 | 0,4599 | 4,9401 | 10,0379 | 591,74 | 631,74 |
| 4,5 | 0,9711 | 9,0205 | 0,4750 | 4,9250 | 10,2774 | 590,51 | 630,51 |
| 4,8 | 1,0039 | 9,2914 | 0,4896 | 4,9104 | 10,5092 | 589,30 | 629,30 |
| 5,1 | 1,0357 | 9,5518 | 0,5036 | 4,8964 | 10,7336 | 588,11 | 628,11 |
| 5,4 | 1,0667 | 9,8025 | 0,5173 | 4,8827 | 10,9513 | 586,94 | 626,94 |
| 5,7 | 1,0969 | 10,0443 | 0,5305 | 4,8695 | 11,1624 | 585,78 | 625,78 |
| 6 | 1,1265 | 10,2779 | 0,5433 | 4,8567 | 11,3676 | 584,65 | 624,65 |
| 6,3 | 1,1553 | 10,5038 | 0,5558 | 4,8442 | 11,5670 | 583,53 | 623,53 |
| 6,6 | 1,1836 | 10,7225 | 0,5680 | 4,8320 | 11,7609 | 582,42 | 622,42 |
| 6,9 | 1,2113 | 10,9345 | 0,5799 | 4,8201 | 11,9498 | 581,33 | 621,33 |
| 7,2 | 1,2385 | 11,1402 | 0,5915 | 4,8085 | 12,1337 | 580,25 | 620,25 |
| 7,5 | 1,2652 | 11,3401 | 0,6028 | 4,7972 | 12,3130 | 579,18 | 619,18 |
| 7,8 | 1,2914 | 11,5343 | 0,6139 | 4,7861 | 12,4878 | 578,13 | 618,13 |
| 8,1 | 1,3172 | 11,7232 | 0,6247 | 4,7753 | 12,6584 | 577,08 | 617,08 |
| 8,4 | 1,3426 | 11,9071 | 0,6353 | 4,7647 | 12,8250 | 576,04 | 616,04 |
| 8,7 | 1,3676 | 12,0862 | 0,6457 | 4,7543 | 12,9876 | 575,02 | 615,02 |
| 9 | 1,3922 | 12,2608 | 0,6560 | 4,7440 | 13,1466 | 574,00 | 614,00 |
| 9,3 | 1,4165 | 12,4310 | 0,6660 | 4,7340 | 13,3019 | 572,99 | 612,99 |
| 9,6 | 1,4405 | 12,5971 | 0,6759 | 4,7241 | 13,4538 | 571,99 | 611,99 |
| 9,9 | 1,4642 | 12,7593 | 0,6856 | 4,7144 | 13,6024 | 571,00 | 611,00 |
| 10,2 | 1,4875 | 12,9177 | 0,6951 | 4,7049 | 13,7478 | 570,01 | 610,01 |
| 10,5 | 1,5106 | 13,0725 | 0,7045 | 4,6955 | 13,8902 | 569,04 | 609,04 |
| 10,8 | 1,5334 | 13,2238 | 0,7137 | 4,6863 | 14,0296 | 568,07 | 608,07 |
| 11,1 | 1,5560 | 13,3717 | 0,7228 | 4,6772 | 14,1661 | 567,10 | 607,10 |
| 11,4 | 1,5783 | 13,5164 | 0,7318 | 4,6682 | 14,2999 | 566,15 | 606,15 |
| 11,7 | 1,6004 | 13,6580 | 0,7406 | 4,6594 | 14,4309 | 565,20 | 605,20 |
| 12 | 1,6222 | 13,7967 | 0,7493 | 4,6507 | 14,5595 | 564,25 | 604,25 |

Πίνακας 3.3-37: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 5,4 m/s, Συντελεστής z = 1,33126×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,9000 | 7,9000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4202 | 0,2426 | 7,6574 | 8,0308 | 611,90 | 651,90 |
| 0,6 | 0,3503 | 3,4144 | 0,3390 | 7,5610 | 8,2962 | 608,50 | 648,50 |
| 0,9 | 0,4294 | 4,1717 | 0,4115 | 7,4885 | 8,5721 | 605,85 | 645,85 |
| 1,2 | 0,4962 | 4,8054 | 0,4718 | 7,4282 | 8,8471 | 603,58 | 643,58 |
| 1,5 | 0,5552 | 5,3597 | 0,5241 | 7,3759 | 9,1175 | 601,54 | 641,54 |
| 1,8 | 0,6087 | 5,8571 | 0,5710 | 7,3290 | 9,3819 | 599,66 | 639,66 |
| 2,1 | 0,6580 | 6,3112 | 0,6136 | 7,2864 | 9,6396 | 597,91 | 637,91 |
| 2,4 | 0,7040 | 6,7308 | 0,6530 | 7,2470 | 9,8905 | 596,25 | 636,25 |
| 2,7 | 0,7473 | 7,1220 | 0,6897 | 7,2103 | 10,1347 | 594,67 | 634,67 |
| 3 | 0,7884 | 7,4893 | 0,7241 | 7,1759 | 10,3722 | 593,16 | 633,16 |
| 3,3 | 0,8276 | 7,8361 | 0,7566 | 7,1434 | 10,6034 | 591,70 | 631,70 |
| 3,6 | 0,8651 | 8,1651 | 0,7875 | 7,1125 | 10,8285 | 590,28 | 630,28 |
| 3,9 | 0,9011 | 8,4783 | 0,8169 | 7,0831 | 11,0477 | 588,91 | 628,91 |
| 4,2 | 0,9359 | 8,7774 | 0,8450 | 7,0550 | 11,2612 | 587,57 | 627,57 |
| 4,5 | 0,9695 | 9,0639 | 0,8720 | 7,0280 | 11,4694 | 586,27 | 626,27 |
| 4,8 | 1,0021 | 9,3391 | 0,8980 | 7,0020 | 11,6724 | 584,99 | 624,99 |
| 5,1 | 1,0338 | 9,6037 | 0,9231 | 6,9769 | 11,8705 | 583,74 | 623,74 |
| 5,4 | 1,0646 | 9,8589 | 0,9473 | 6,9527 | 12,0639 | 582,52 | 622,52 |
| 5,7 | 1,0947 | 10,1052 | 0,9708 | 6,9292 | 12,2527 | 581,32 | 621,32 |
| 6 | 1,1240 | 10,3433 | 0,9935 | 6,9065 | 12,4372 | 580,13 | 620,13 |
| 6,3 | 1,1527 | 10,5739 | 1,0156 | 6,8844 | 12,6175 | 578,97 | 618,97 |
| 6,6 | 1,1808 | 10,7973 | 1,0371 | 6,8629 | 12,7938 | 577,82 | 617,82 |
| 6,9 | 1,2083 | 11,0142 | 1,0580 | 6,8420 | 12,9663 | 576,69 | 616,69 |
| 7,2 | 1,2353 | 11,2248 | 1,0784 | 6,8216 | 13,1351 | 575,57 | 615,57 |
| 7,5 | 1,2617 | 11,4296 | 1,0984 | 6,8016 | 13,3003 | 574,47 | 614,47 |
| 7,8 | 1,2878 | 11,6288 | 1,1178 | 6,7822 | 13,4621 | 573,38 | 613,38 |
| 8,1 | 1,3133 | 11,8228 | 1,1368 | 6,7632 | 13,6205 | 572,31 | 612,31 |
| 8,4 | 1,3385 | 12,0118 | 1,1554 | 6,7446 | 13,7758 | 571,24 | 611,24 |
| 8,7 | 1,3633 | 12,1961 | 1,1736 | 6,7264 | 13,9280 | 570,19 | 610,19 |
| 9 | 1,3877 | 12,3759 | 1,1915 | 6,7085 | 14,0772 | 569,15 | 609,15 |
| 9,3 | 1,4118 | 12,5515 | 1,2090 | 6,6910 | 14,2236 | 568,12 | 608,12 |
| 9,6 | 1,4355 | 12,7229 | 1,2262 | 6,6738 | 14,3671 | 567,10 | 607,10 |
| 9,9 | 1,4589 | 12,8905 | 1,2430 | 6,6570 | 14,5079 | 566,08 | 606,08 |
| 10,2 | 1,4821 | 13,0543 | 1,2596 | 6,6404 | 14,6462 | 565,08 | 605,08 |
| 10,5 | 1,5049 | 13,2145 | 1,2759 | 6,6241 | 14,7819 | 564,09 | 604,09 |
| 10,8 | 1,5275 | 13,3713 | 1,2919 | 6,6081 | 14,9151 | 563,10 | 603,10 |
| 11,1 | 1,5498 | 13,5248 | 1,3076 | 6,5924 | 15,0459 | 562,12 | 602,12 |
| 11,4 | 1,5719 | 13,6751 | 1,3231 | 6,5769 | 15,1745 | 561,15 | 601,15 |
| 11,7 | 1,5937 | 13,8223 | 1,3384 | 6,5616 | 15,3007 | 560,18 | 600,18 |
| 12 | 1,6153 | 13,9666 | 1,3534 | 6,5466 | 15,4248 | 559,23 | 599,23 |

Πίνακας 3.3-38: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 7,9 m/s, Συντελεστής z = 1,17264×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,7000 | 10,7000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4204 | 0,4259 | 10,2741 | 10,5554 | 610,36 | 650,36 |
| 0,6 | 0,3503 | 3,4150 | 0,5930 | 10,1070 | 10,6684 | 606,40 | 646,40 |
| 0,9 | 0,4294 | 4,1727 | 0,7178 | 9,9822 | 10,8192 | 603,35 | 643,35 |
| 1,2 | 0,4962 | 4,8070 | 0,8210 | 9,8790 | 10,9865 | 600,75 | 640,75 |
| 1,5 | 0,5552 | 5,3619 | 0,9103 | 9,7897 | 11,1619 | 598,45 | 638,45 |
| 1,8 | 0,6086 | 5,8600 | 0,9898 | 9,7102 | 11,3414 | 596,35 | 636,35 |
| 2,1 | 0,6579 | 6,3148 | 1,0620 | 9,6380 | 11,5225 | 594,41 | 634,41 |
| 2,4 | 0,7039 | 6,7352 | 1,1284 | 9,5716 | 11,7038 | 592,58 | 632,58 |
| 2,7 | 0,7472 | 7,1272 | 1,1901 | 9,5099 | 11,8843 | 590,85 | 630,85 |
| 3 | 0,7882 | 7,4954 | 1,2478 | 9,4522 | 12,0634 | 589,20 | 629,20 |
| 3,3 | 0,8273 | 7,8431 | 1,3022 | 9,3978 | 12,2406 | 587,62 | 627,62 |
| 3,6 | 0,8648 | 8,1730 | 1,3537 | 9,3463 | 12,4158 | 586,09 | 626,09 |
| 3,9 | 0,9008 | 8,4871 | 1,4027 | 9,2973 | 12,5886 | 584,62 | 624,62 |
| 4,2 | 0,9355 | 8,7873 | 1,4494 | 9,2506 | 12,7589 | 583,19 | 623,19 |
| 4,5 | 0,9691 | 9,0749 | 1,4942 | 9,2058 | 12,9267 | 581,80 | 621,80 |
| 4,8 | 1,0017 | 9,3510 | 1,5372 | 9,1628 | 13,0919 | 580,44 | 620,44 |
| 5,1 | 1,0333 | 9,6168 | 1,5786 | 9,1214 | 13,2546 | 579,12 | 619,12 |
| 5,4 | 1,0641 | 9,8730 | 1,6185 | 9,0815 | 13,4146 | 577,82 | 617,82 |
| 5,7 | 1,0941 | 10,1205 | 1,6571 | 9,0429 | 13,5720 | 576,55 | 616,55 |
| 6 | 1,1234 | 10,3598 | 1,6944 | 9,0056 | 13,7268 | 575,31 | 615,31 |
| 6,3 | 1,1520 | 10,5915 | 1,7306 | 8,9694 | 13,8791 | 574,09 | 614,09 |
| 6,6 | 1,1801 | 10,8162 | 1,7658 | 8,9342 | 14,0289 | 572,89 | 612,89 |
| 6,9 | 1,2075 | 11,0343 | 1,8000 | 8,9000 | 14,1762 | 571,70 | 611,70 |
| 7,2 | 1,2344 | 11,2461 | 1,8332 | 8,8668 | 14,3211 | 570,54 | 610,54 |
| 7,5 | 1,2609 | 11,4521 | 1,8656 | 8,8344 | 14,4637 | 569,39 | 609,39 |
| 7,8 | 1,2868 | 11,6526 | 1,8972 | 8,8028 | 14,6039 | 568,26 | 608,26 |
| 8,1 | 1,3124 | 11,8479 | 1,9281 | 8,7719 | 14,7418 | 567,14 | 607,14 |
| 8,4 | 1,3375 | 12,0382 | 1,9582 | 8,7418 | 14,8774 | 566,04 | 606,04 |
| 8,7 | 1,3622 | 12,2239 | 1,9877 | 8,7123 | 15,0109 | 564,95 | 604,95 |
| 9 | 1,3866 | 12,4050 | 2,0166 | 8,6834 | 15,1422 | 563,88 | 603,88 |
| 9,3 | 1,4106 | 12,5819 | 2,0448 | 8,6552 | 15,2714 | 562,81 | 602,81 |
| 9,6 | 1,4343 | 12,7547 | 2,0725 | 8,6275 | 15,3986 | 561,76 | 601,76 |
| 9,9 | 1,4576 | 12,9237 | 2,0996 | 8,6004 | 15,5238 | 560,72 | 600,72 |
| 10,2 | 1,4807 | 13,0889 | 2,1263 | 8,5737 | 15,6470 | 559,68 | 599,68 |
| 10,5 | 1,5035 | 13,2505 | 2,1524 | 8,5476 | 15,7682 | 558,66 | 598,66 |
| 10,8 | 1,5260 | 13,4087 | 2,1781 | 8,5219 | 15,8876 | 557,65 | 597,65 |
| 11,1 | 1,5482 | 13,5636 | 2,2033 | 8,4967 | 16,0052 | 556,65 | 596,65 |
| 11,4 | 1,5702 | 13,7153 | 2,2280 | 8,4720 | 16,1209 | 555,65 | 595,65 |
| 11,7 | 1,5920 | 13,8640 | 2,2524 | 8,4476 | 16,2349 | 554,67 | 594,67 |
| 12 | 1,6135 | 14,0097 | 2,2764 | 8,4236 | 16,3471 | 553,69 | 593,69 |

Πίνακας 3.3-39: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 10,7 m/s, Συντελεστής z = 1,13298×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,8000 | 13,8000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4206 | 0,6837 | 13,1163 | 13,3378 | 608,85 | 648,85 |
| 0,6 | 0,3503 | 3,4154 | 0,9481 | 12,8519 | 13,2980 | 604,32 | 644,32 |
| 0,9 | 0,4293 | 4,1734 | 1,1443 | 12,6557 | 13,3260 | 600,86 | 640,86 |
| 1,2 | 0,4961 | 4,8081 | 1,3055 | 12,4945 | 13,3877 | 597,94 | 637,94 |
| 1,5 | 0,5551 | 5,3634 | 1,4445 | 12,3555 | 13,4694 | 595,37 | 635,37 |
| 1,8 | 0,6086 | 5,8620 | 1,5678 | 12,2322 | 13,5643 | 593,04 | 633,04 |
| 2,1 | 0,6578 | 6,3174 | 1,6792 | 12,1208 | 13,6683 | 590,90 | 630,90 |
| 2,4 | 0,7038 | 6,7383 | 1,7814 | 12,0186 | 13,7787 | 588,89 | 628,89 |
| 2,7 | 0,7470 | 7,1309 | 1,8760 | 11,9240 | 13,8936 | 587,00 | 627,00 |
| 3 | 0,7880 | 7,4997 | 1,9643 | 11,8357 | 14,0117 | 585,20 | 625,20 |
| 3,3 | 0,8271 | 7,8481 | 2,0473 | 11,7527 | 14,1321 | 583,49 | 623,49 |
| 3,6 | 0,8646 | 8,1786 | 2,1257 | 11,6743 | 14,2541 | 581,84 | 621,84 |
| 3,9 | 0,9006 | 8,4935 | 2,2001 | 11,5999 | 14,3770 | 580,25 | 620,25 |
| 4,2 | 0,9353 | 8,7944 | 2,2709 | 11,5291 | 14,5004 | 578,72 | 618,72 |
| 4,5 | 0,9688 | 9,0827 | 2,3386 | 11,4614 | 14,6239 | 577,23 | 617,23 |
| 4,8 | 1,0014 | 9,3596 | 2,4035 | 11,3965 | 14,7473 | 575,79 | 615,79 |
| 5,1 | 1,0330 | 9,6261 | 2,4658 | 11,3342 | 14,8704 | 574,38 | 614,38 |
| 5,4 | 1,0637 | 9,8832 | 2,5257 | 11,2743 | 14,9929 | 573,01 | 613,01 |
| 5,7 | 1,0937 | 10,1314 | 2,5836 | 11,2164 | 15,1147 | 571,66 | 611,66 |
| 6 | 1,1230 | 10,3716 | 2,6395 | 11,1605 | 15,2357 | 570,35 | 610,35 |
| 6,3 | 1,1516 | 10,6042 | 2,6936 | 11,1064 | 15,3558 | 569,06 | 609,06 |
| 6,6 | 1,1796 | 10,8297 | 2,7461 | 11,0539 | 15,4749 | 567,80 | 607,80 |
| 6,9 | 1,2070 | 11,0486 | 2,7970 | 11,0030 | 15,5929 | 566,56 | 606,56 |
| 7,2 | 1,2339 | 11,2614 | 2,8464 | 10,9536 | 15,7099 | 565,34 | 605,34 |
| 7,5 | 1,2603 | 11,4683 | 2,8946 | 10,9054 | 15,8256 | 564,14 | 604,14 |
| 7,8 | 1,2862 | 11,6697 | 2,9414 | 10,8586 | 15,9402 | 562,96 | 602,96 |
| 8,1 | 1,3117 | 11,8659 | 2,9871 | 10,8129 | 16,0536 | 561,80 | 601,80 |
| 8,4 | 1,3368 | 12,0572 | 3,0317 | 10,7683 | 16,1658 | 560,65 | 600,65 |
| 8,7 | 1,3615 | 12,2438 | 3,0752 | 10,7248 | 16,2767 | 559,52 | 599,52 |
| 9 | 1,3858 | 12,4259 | 3,1177 | 10,6823 | 16,3864 | 558,41 | 598,41 |
| 9,3 | 1,4098 | 12,6037 | 3,1593 | 10,6407 | 16,4948 | 557,30 | 597,30 |
| 9,6 | 1,4334 | 12,7775 | 3,2000 | 10,6000 | 16,6020 | 556,21 | 596,21 |
| 9,9 | 1,4567 | 12,9474 | 3,2398 | 10,5602 | 16,7079 | 555,14 | 595,14 |
| 10,2 | 1,4797 | 13,1136 | 3,2789 | 10,5211 | 16,8126 | 554,07 | 594,07 |
| 10,5 | 1,5025 | 13,2763 | 3,3171 | 10,4829 | 16,9160 | 553,02 | 593,02 |
| 10,8 | 1,5249 | 13,4355 | 3,3547 | 10,4453 | 17,0181 | 551,97 | 591,97 |
| 11,1 | 1,5471 | 13,5914 | 3,3915 | 10,4085 | 17,1191 | 550,94 | 590,94 |
| 11,4 | 1,5691 | 13,7441 | 3,4277 | 10,3723 | 17,2188 | 549,92 | 589,92 |
| 11,7 | 1,5908 | 13,8938 | 3,4632 | 10,3368 | 17,3173 | 548,91 | 588,91 |
| 12 | 1,6123 | 14,0406 | 3,4981 | 10,3019 | 17,4146 | 547,90 | 587,90 |

Πίνακας 3.3-40: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 13,8 m/s, Συντελεστής z = 1,10466×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,1000 | 17,1000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4206 | 1,0375 | 16,0625 | 16,2439 | 607,39 | 647,39 |
| 0,6 | 0,3503 | 3,4154 | 1,4322 | 15,6678 | 16,0357 | 602,32 | 642,32 |
| 0,9 | 0,4293 | 4,1734 | 1,7229 | 15,3771 | 15,9334 | 598,47 | 638,47 |
| 1,2 | 0,4961 | 4,8081 | 1,9602 | 15,1398 | 15,8849 | 595,25 | 635,25 |
| 1,5 | 0,5551 | 5,3634 | 2,1638 | 14,9362 | 15,8700 | 592,42 | 632,42 |
| 1,8 | 0,6086 | 5,8620 | 2,3436 | 14,7564 | 15,8782 | 589,87 | 629,87 |
| 2,1 | 0,6578 | 6,3174 | 2,5055 | 14,5945 | 15,9031 | 587,53 | 627,53 |
| 2,4 | 0,7038 | 6,7383 | 2,6533 | 14,4467 | 15,9408 | 585,35 | 625,35 |
| 2,7 | 0,7470 | 7,1309 | 2,7898 | 14,3102 | 15,9885 | 583,30 | 623,30 |
| 3 | 0,7880 | 7,4997 | 2,9169 | 14,1831 | 16,0439 | 581,36 | 621,36 |
| 3,3 | 0,8271 | 7,8481 | 3,0359 | 14,0641 | 16,1057 | 579,51 | 619,51 |
| 3,6 | 0,8646 | 8,1786 | 3,1480 | 13,9520 | 16,1725 | 577,75 | 617,75 |
| 3,9 | 0,9006 | 8,4935 | 3,2541 | 13,8459 | 16,2434 | 576,05 | 616,05 |
| 4,2 | 0,9353 | 8,7944 | 3,3549 | 13,7451 | 16,3178 | 574,41 | 614,41 |
| 4,5 | 0,9688 | 9,0827 | 3,4510 | 13,6490 | 16,3949 | 572,83 | 612,83 |
| 4,8 | 1,0014 | 9,3596 | 3,5428 | 13,5572 | 16,4742 | 571,30 | 611,30 |
| 5,1 | 1,0330 | 9,6261 | 3,6309 | 13,4691 | 16,5553 | 569,81 | 609,81 |
| 5,4 | 1,0637 | 9,8832 | 3,7155 | 13,3845 | 16,6380 | 568,35 | 608,35 |
| 5,7 | 1,0937 | 10,1314 | 3,7970 | 13,3030 | 16,7217 | 566,94 | 606,94 |
| 6 | 1,1230 | 10,3716 | 3,8755 | 13,2245 | 16,8064 | 565,56 | 605,56 |
| 6,3 | 1,1516 | 10,6042 | 3,9515 | 13,1485 | 16,8918 | 564,20 | 604,20 |
| 6,6 | 1,1796 | 10,8297 | 4,0249 | 13,0751 | 16,9777 | 562,88 | 602,88 |
| 6,9 | 1,2070 | 11,0486 | 4,0961 | 13,0039 | 17,0638 | 561,58 | 601,58 |
| 7,2 | 1,2339 | 11,2614 | 4,1651 | 12,9349 | 17,1502 | 560,31 | 600,31 |
| 7,5 | 1,2603 | 11,4683 | 4,2321 | 12,8679 | 17,2367 | 559,06 | 599,06 |
| 7,8 | 1,2862 | 11,6697 | 4,2973 | 12,8027 | 17,3231 | 557,83 | 597,83 |
| 8,1 | 1,3117 | 11,8659 | 4,3608 | 12,7392 | 17,4094 | 556,62 | 596,62 |
| 8,4 | 1,3368 | 12,0572 | 4,4226 | 12,6774 | 17,4955 | 555,42 | 595,42 |
| 8,7 | 1,3615 | 12,2438 | 4,4829 | 12,6171 | 17,5813 | 554,25 | 594,25 |
| 9 | 1,3858 | 12,4259 | 4,5417 | 12,5583 | 17,6667 | 553,09 | 593,09 |
| 9,3 | 1,4098 | 12,6037 | 4,5991 | 12,5009 | 17,7518 | 551,95 | 591,95 |
| 9,6 | 1,4334 | 12,7775 | 4,6553 | 12,4447 | 17,8364 | 550,82 | 590,82 |
| 9,9 | 1,4567 | 12,9474 | 4,7101 | 12,3899 | 17,9205 | 549,71 | 589,71 |
| 10,2 | 1,4797 | 13,1136 | 4,7638 | 12,3362 | 18,0041 | 548,61 | 588,61 |
| 10,5 | 1,5025 | 13,2763 | 4,8164 | 12,2836 | 18,0872 | 547,52 | 587,52 |
| 10,8 | 1,5249 | 13,4355 | 4,8679 | 12,2321 | 18,1696 | 546,45 | 586,45 |
| 11,1 | 1,5471 | 13,5914 | 4,9184 | 12,1816 | 18,2515 | 545,39 | 585,39 |
| 11,4 | 1,5691 | 13,7441 | 4,9679 | 12,1321 | 18,3327 | 544,33 | 584,33 |
| 11,7 | 1,5908 | 13,8938 | 5,0165 | 12,0835 | 18,4133 | 543,29 | 583,29 |
| 12 | 1,6123 | 14,0406 | 5,0642 | 12,0358 | 18,4932 | 542,26 | 582,26 |

Πίνακας 3.3-41: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 17,1 m/s, Συντελεστής z = 1,10466×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,7000 | 20,7000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4204 | 1,5368 | 19,1632 | 19,3155 | 605,95 | 645,95 |
| 0,6 | 0,3503 | 3,4150 | 2,1100 | 18,5900 | 18,9011 | 600,35 | 640,35 |
| 0,9 | 0,4294 | 4,1727 | 2,5280 | 18,1720 | 18,6449 | 596,13 | 636,13 |
| 1,2 | 0,4962 | 4,8070 | 2,8669 | 17,8331 | 18,4696 | 592,61 | 632,61 |
| 1,5 | 0,5552 | 5,3619 | 3,1559 | 17,5441 | 18,3452 | 589,53 | 629,53 |
| 1,8 | 0,6086 | 5,8600 | 3,4097 | 17,2903 | 18,2563 | 586,77 | 626,77 |
| 2,1 | 0,6579 | 6,3148 | 3,6373 | 17,0627 | 18,1938 | 584,23 | 624,23 |
| 2,4 | 0,7039 | 6,7352 | 3,8443 | 16,8557 | 18,1516 | 581,89 | 621,89 |
| 2,7 | 0,7472 | 7,1272 | 4,0346 | 16,6654 | 18,1255 | 579,69 | 619,69 |
| 3 | 0,7882 | 7,4954 | 4,2110 | 16,4890 | 18,1126 | 577,61 | 617,61 |
| 3,3 | 0,8273 | 7,8431 | 4,3758 | 16,3242 | 18,1105 | 575,64 | 615,64 |
| 3,6 | 0,8648 | 8,1730 | 4,5306 | 16,1694 | 18,1176 | 573,76 | 613,76 |
| 3,9 | 0,9008 | 8,4871 | 4,6767 | 16,0233 | 18,1322 | 571,96 | 611,96 |
| 4,2 | 0,9355 | 8,7873 | 4,8150 | 15,8850 | 18,1535 | 570,22 | 610,22 |
| 4,5 | 0,9691 | 9,0749 | 4,9466 | 15,7534 | 18,1803 | 568,55 | 608,55 |
| 4,8 | 1,0017 | 9,3510 | 5,0721 | 15,6279 | 18,2119 | 566,93 | 606,93 |
| 5,1 | 1,0333 | 9,6168 | 5,1921 | 15,5079 | 18,2477 | 565,36 | 605,36 |
| 5,4 | 1,0641 | 9,8730 | 5,3071 | 15,3929 | 18,2871 | 563,83 | 603,83 |
| 5,7 | 1,0941 | 10,1205 | 5,4176 | 15,2824 | 18,3296 | 562,34 | 602,34 |
| 6 | 1,1234 | 10,3598 | 5,5240 | 15,1760 | 18,3749 | 560,89 | 600,89 |
| 6,3 | 1,1520 | 10,5915 | 5,6265 | 15,0735 | 18,4225 | 559,48 | 599,48 |
| 6,6 | 1,1801 | 10,8162 | 5,7255 | 14,9745 | 18,4723 | 558,09 | 598,09 |
| 6,9 | 1,2075 | 11,0343 | 5,8213 | 14,8787 | 18,5238 | 556,74 | 596,74 |
| 7,2 | 1,2344 | 11,2461 | 5,9140 | 14,7860 | 18,5769 | 555,41 | 595,41 |
| 7,5 | 1,2609 | 11,4521 | 6,0039 | 14,6961 | 18,6313 | 554,11 | 594,11 |
| 7,8 | 1,2868 | 11,6526 | 6,0912 | 14,6088 | 18,6869 | 552,83 | 592,83 |
| 8,1 | 1,3124 | 11,8479 | 6,1760 | 14,5240 | 18,7435 | 551,57 | 591,57 |
| 8,4 | 1,3375 | 12,0382 | 6,2585 | 14,4415 | 18,8010 | 550,34 | 590,34 |
| 8,7 | 1,3622 | 12,2239 | 6,3387 | 14,3613 | 18,8592 | 549,12 | 589,12 |
| 9 | 1,3866 | 12,4050 | 6,4170 | 14,2830 | 18,9180 | 547,92 | 587,92 |
| 9,3 | 1,4106 | 12,5819 | 6,4932 | 14,2068 | 18,9773 | 546,74 | 586,74 |
| 9,6 | 1,4343 | 12,7547 | 6,5677 | 14,1323 | 19,0370 | 545,58 | 585,58 |
| 9,9 | 1,4576 | 12,9237 | 6,6403 | 14,0597 | 19,0970 | 544,43 | 584,43 |
| 10,2 | 1,4807 | 13,0889 | 6,7113 | 13,9887 | 19,1573 | 543,30 | 583,30 |
| 10,5 | 1,5035 | 13,2505 | 6,7808 | 13,9192 | 19,2177 | 542,18 | 582,18 |
| 10,8 | 1,5260 | 13,4087 | 6,8487 | 13,8513 | 19,2783 | 541,08 | 581,08 |
| 11,1 | 1,5482 | 13,5636 | 6,9152 | 13,7848 | 19,3389 | 539,98 | 579,98 |
| 11,4 | 1,5702 | 13,7153 | 6,9803 | 13,7197 | 19,3995 | 538,90 | 578,90 |
| 11,7 | 1,5920 | 13,8640 | 7,0441 | 13,6559 | 19,4600 | 537,84 | 577,84 |
| 12 | 1,6135 | 14,0097 | 7,1066 | 13,5934 | 19,5205 | 536,78 | 576,78 |

Πίνακας 3.3-42: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 20,7 m/s, Συντελεστής z = 1,13298×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,4000 | 24,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4204 | 2,1073 | 22,2927 | 22,4237 | 604,57 | 644,57 |
| 0,6 | 0,3503 | 3,4150 | 2,8792 | 21,5208 | 21,7900 | 598,49 | 638,49 |
| 0,9 | 0,4294 | 4,1727 | 3,4375 | 20,9625 | 21,3738 | 593,91 | 633,91 |
| 1,2 | 0,4962 | 4,8070 | 3,8872 | 20,5128 | 21,0685 | 590,11 | 630,11 |
| 1,5 | 0,5552 | 5,3619 | 4,2686 | 20,1314 | 20,8333 | 586,80 | 626,80 |
| 1,8 | 0,6086 | 5,8600 | 4,6021 | 19,7979 | 20,6470 | 583,83 | 623,83 |
| 2,1 | 0,6579 | 6,3148 | 4,8999 | 19,5001 | 20,4971 | 581,12 | 621,12 |
| 2,4 | 0,7039 | 6,7352 | 5,1697 | 19,2303 | 20,3756 | 578,62 | 618,62 |
| 2,7 | 0,7472 | 7,1272 | 5,4170 | 18,9830 | 20,2768 | 576,28 | 616,28 |
| 3 | 0,7882 | 7,4954 | 5,6457 | 18,7543 | 20,1967 | 574,07 | 614,07 |
| 3,3 | 0,8273 | 7,8431 | 5,8586 | 18,5414 | 20,1320 | 571,98 | 611,98 |
| 3,6 | 0,8648 | 8,1730 | 6,0580 | 18,3420 | 20,0805 | 569,99 | 609,99 |
| 3,9 | 0,9008 | 8,4871 | 6,2457 | 18,1543 | 20,0402 | 568,09 | 608,09 |
| 4,2 | 0,9355 | 8,7873 | 6,4231 | 17,9769 | 20,0096 | 566,26 | 606,26 |
| 4,5 | 0,9691 | 9,0749 | 6,5915 | 17,8085 | 19,9874 | 564,50 | 604,50 |
| 4,8 | 1,0017 | 9,3510 | 6,7517 | 17,6483 | 19,9726 | 562,80 | 602,80 |
| 5,1 | 1,0333 | 9,6168 | 6,9045 | 17,4955 | 19,9643 | 561,15 | 601,15 |
| 5,4 | 1,0641 | 9,8730 | 7,0508 | 17,3492 | 19,9618 | 559,55 | 599,55 |
| 5,7 | 1,0941 | 10,1205 | 7,1910 | 17,2090 | 19,9643 | 558,00 | 598,00 |
| 6 | 1,1234 | 10,3598 | 7,3258 | 17,0742 | 19,9713 | 556,49 | 596,49 |
| 6,3 | 1,1520 | 10,5915 | 7,4555 | 16,9445 | 19,9824 | 555,01 | 595,01 |
| 6,6 | 1,1801 | 10,8162 | 7,5805 | 16,8195 | 19,9971 | 553,57 | 593,57 |
| 6,9 | 1,2075 | 11,0343 | 7,7012 | 16,6988 | 20,0151 | 552,16 | 592,16 |
| 7,2 | 1,2344 | 11,2461 | 7,8179 | 16,5821 | 20,0360 | 550,78 | 590,78 |
| 7,5 | 1,2609 | 11,4521 | 7,9309 | 16,4691 | 20,0595 | 549,43 | 589,43 |
| 7,8 | 1,2868 | 11,6526 | 8,0404 | 16,3596 | 20,0853 | 548,11 | 588,11 |
| 8,1 | 1,3124 | 11,8479 | 8,1467 | 16,2533 | 20,1133 | 546,81 | 586,81 |
| 8,4 | 1,3375 | 12,0382 | 8,2499 | 16,1501 | 20,1431 | 545,53 | 585,53 |
| 8,7 | 1,3622 | 12,2239 | 8,3502 | 16,0498 | 20,1747 | 544,28 | 584,28 |
| 9 | 1,3866 | 12,4050 | 8,4479 | 15,9521 | 20,2078 | 543,04 | 583,04 |
| 9,3 | 1,4106 | 12,5819 | 8,5429 | 15,8571 | 20,2423 | 541,82 | 581,82 |
| 9,6 | 1,4343 | 12,7547 | 8,6356 | 15,7644 | 20,2781 | 540,63 | 580,63 |
| 9,9 | 1,4576 | 12,9237 | 8,7260 | 15,6740 | 20,3149 | 539,44 | 579,44 |
| 10,2 | 1,4807 | 13,0889 | 8,8142 | 15,5858 | 20,3528 | 538,28 | 578,28 |
| 10,5 | 1,5035 | 13,2505 | 8,9003 | 15,4997 | 20,3916 | 537,13 | 577,13 |
| 10,8 | 1,5260 | 13,4087 | 8,9845 | 15,4155 | 20,4311 | 536,00 | 576,00 |
| 11,1 | 1,5482 | 13,5636 | 9,0668 | 15,3332 | 20,4714 | 534,88 | 574,88 |
| 11,4 | 1,5702 | 13,7153 | 9,1473 | 15,2527 | 20,5123 | 533,77 | 573,77 |
| 11,7 | 1,5920 | 13,8640 | 9,2261 | 15,1739 | 20,5537 | 532,68 | 572,68 |
| 12 | 1,6135 | 14,0097 | 9,3033 | 15,0967 | 20,5957 | 531,60 | 571,60 |

Πίνακας 3.3-43: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 24,4 m/s,  Συντελεστής z = 1,13298×10-5 kg/m

| H(m) | tπ(sec) | uy(m/s) | ux(m/s) | uxs(m/s) | u(m/s) | Δθ(°C) | θ(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4000 | 28,4000 | 620,00 | 660,00 |
| 0,3 | 0,2475 | 2,4204 | 2,8467 | 25,5533 | 25,6677 | 603,21 | 643,21 |
| 0,6 | 0,3503 | 3,4148 | 3,8680 | 24,5320 | 24,7686 | 596,63 | 636,63 |
| 0,9 | 0,4294 | 4,1724 | 4,5996 | 23,8004 | 24,1633 | 591,72 | 631,72 |
| 1,2 | 0,4962 | 4,8064 | 5,1847 | 23,2153 | 23,7076 | 587,65 | 627,65 |
| 1,5 | 0,5552 | 5,3611 | 5,6780 | 22,7220 | 23,3459 | 584,11 | 624,11 |
| 1,8 | 0,6087 | 5,8590 | 6,1073 | 22,2927 | 23,0498 | 580,95 | 620,95 |
| 2,1 | 0,6580 | 6,3135 | 6,4888 | 21,9112 | 22,8026 | 578,08 | 618,08 |
| 2,4 | 0,7039 | 6,7336 | 6,8332 | 21,5668 | 22,5935 | 575,43 | 615,43 |
| 2,7 | 0,7472 | 7,1253 | 7,1477 | 21,2523 | 22,4150 | 572,95 | 612,95 |
| 3 | 0,7883 | 7,4932 | 7,4375 | 20,9625 | 22,2615 | 570,62 | 610,62 |
| 3,3 | 0,8274 | 7,8406 | 7,7065 | 20,6935 | 22,1291 | 568,42 | 608,42 |
| 3,6 | 0,8649 | 8,1701 | 7,9577 | 20,4423 | 22,0145 | 566,33 | 606,33 |
| 3,9 | 0,9009 | 8,4840 | 8,1935 | 20,2065 | 21,9153 | 564,33 | 604,33 |
| 4,2 | 0,9356 | 8,7838 | 8,4159 | 19,9841 | 21,8293 | 562,42 | 602,42 |
| 4,5 | 0,9693 | 9,0710 | 8,6264 | 19,7736 | 21,7550 | 560,58 | 600,58 |
| 4,8 | 1,0018 | 9,3467 | 8,8262 | 19,5738 | 21,6909 | 558,80 | 598,80 |
| 5,1 | 1,0335 | 9,6121 | 9,0165 | 19,3835 | 21,6359 | 557,08 | 597,08 |
| 5,4 | 1,0643 | 9,8680 | 9,1982 | 19,2018 | 21,5891 | 555,42 | 595,42 |
| 5,7 | 1,0943 | 10,1150 | 9,3720 | 19,0280 | 21,5494 | 553,80 | 593,80 |
| 6 | 1,1236 | 10,3539 | 9,5387 | 18,8613 | 21,5163 | 552,23 | 592,23 |
| 6,3 | 1,1523 | 10,5852 | 9,6989 | 18,7011 | 21,4890 | 550,70 | 590,70 |
| 6,6 | 1,1803 | 10,8095 | 9,8531 | 18,5469 | 21,4670 | 549,20 | 589,20 |
| 6,9 | 1,2078 | 11,0271 | 10,0017 | 18,3983 | 21,4498 | 547,75 | 587,75 |
| 7,2 | 1,2347 | 11,2385 | 10,1451 | 18,2549 | 21,4370 | 546,32 | 586,32 |
| 7,5 | 1,2612 | 11,4441 | 10,2838 | 18,1162 | 21,4281 | 544,92 | 584,92 |
| 7,8 | 1,2872 | 11,6441 | 10,4179 | 17,9821 | 21,4229 | 543,56 | 583,56 |
| 8,1 | 1,3127 | 11,8389 | 10,5479 | 17,8521 | 21,4210 | 542,22 | 582,22 |
| 8,4 | 1,3379 | 12,0288 | 10,6740 | 17,7260 | 21,4220 | 540,90 | 580,90 |
| 8,7 | 1,3626 | 12,2140 | 10,7964 | 17,6036 | 21,4259 | 539,61 | 579,61 |
| 9 | 1,3870 | 12,3946 | 10,9153 | 17,4847 | 21,4322 | 538,34 | 578,34 |
| 9,3 | 1,4110 | 12,5710 | 11,0310 | 17,3690 | 21,4409 | 537,09 | 577,09 |
| 9,6 | 1,4347 | 12,7434 | 11,1436 | 17,2564 | 21,4518 | 535,86 | 575,86 |
| 9,9 | 1,4581 | 12,9118 | 11,2532 | 17,1468 | 21,4645 | 534,65 | 574,65 |
| 10,2 | 1,4812 | 13,0765 | 11,3601 | 17,0399 | 21,4791 | 533,45 | 573,45 |
| 10,5 | 1,5040 | 13,2376 | 11,4644 | 16,9356 | 21,4953 | 532,28 | 572,28 |
| 10,8 | 1,5265 | 13,3953 | 11,5662 | 16,8338 | 21,5130 | 531,12 | 571,12 |
| 11,1 | 1,5488 | 13,5497 | 11,6656 | 16,7344 | 21,5322 | 529,97 | 569,97 |
| 11,4 | 1,5708 | 13,7009 | 11,7628 | 16,6372 | 21,5525 | 528,84 | 568,84 |
| 11,7 | 1,5926 | 13,8491 | 11,8578 | 16,5422 | 21,5741 | 527,73 | 567,73 |
| 12 | 1,6141 | 13,9943 | 11,9507 | 16,4493 | 21,5967 | 526,62 | 566,62 |

Πίνακας 3.3-44: Υποθετικό τήγμα ακτίνας r = 0,004 m και μάζας m = 0,000723823 kg. Ταχύτητα ανέμου ua = 28,4 m/s, Συντελεστής z = 1,14715×10-5 kg/m

Σχήμα 3.3-34: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 0,2 m/s

Σχήμα 3.3-35: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 1,5 m/s

Σχήμα 3.3-36: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 3,3 m/s

Σχήμα 3.3-37: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 5,4 m/s

Σχήμα 3.3-38: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 7,9 m/s

Σχήμα 3.3-39: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 10,7 m/s

Σχήμα 3.3-40: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 13,8 m/s

Σχήμα 3.3-41: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 17,1 m/s

Σχήμα 3.3-42: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 20,7 m/s

Σχήμα 3.3-43: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 24,4 m/s

Σχήμα 3.3-44: θερμοκρασία υποθετικού τήγματος αλουμινίου ακτίνας r = 0,004 m ως προς το ύψος πτώσης με ταχύτητα ανέμου ua = 28,4 m/s

3.4 Εργαστηριακό μέρος

Για την μελέτη της δημιουργίας τηγμάτων χρησιμοποιήθηκε ένας μετασχηματιστής ρεύματος. Σε πρώτη φάση επιλέχθηκαν διάφορες θέσεις για την τοποθέτησή του, έτσι ώστε το πείραμα να διεξάγεται κάθε φορά σε διαφορετική απόσταση από το έδαφος και τα παραγόμενα τήγματα να πέφτουν από διαφορετικό ύψος.

Μετρήθηκε για έξι θέσεις η απόσταση από το έδαφος, που θα διανύσουν τα τήγματα:

| H1 | 4,2 m |
| --- | --- |
| H2 | 5,05 m |
| H3 | 4,1 m |
| H4 | 4,3 m |
| H5 | 2,1 m |
| H6 | 4 m |

Πίνακας 3.4-1: Απόσταση των θέσεων του μετασχηματιστή από το έδαφος

Κάτω από το μετασχηματιστή τοποθετήσαμε λευκό χαρτί προκειμένου να εντοπίζονται πιο εύκολα τα παραγόμενα τήγματα..

Πρώτο Πείραμα

Στην πρώτη προσπάθεια συνδέσαμε στην έξοδο του μετασχηματιστή (αφού την βραχυκυκλώσαμε με σύρμα χαλκού μικρού μήκους και διατομής 1,5 mm2) αγωγό αλουμινίου ισοδύναμης διατομής 1,5 mm2, από τον οποίο δεν καταφέραμε να διαρρεύσει μεγάλο ρεύμα και κατά συνέπεια δεν θερμάνθηκε σημαντικά. Δεν δημιουργήθηκαν τήγματα.

Δεύτερο Πείραμα

Στη συνέχεια επαναλάβαμε το πείραμα βραχυκυκλώνοντας αυτή τη φορά την έξοδο του μετασχηματιστή με σύρμα χαλκού μεγάλου μήκους και διατομής 1,5 mm2. Χρησιμοποιήσαμε ξανά αγωγό αλουμινίου ισοδύναμης διατομής 1,5 mm2, που δεν θερμάνθηκε αρκετά και συνεπώς δεν δημιουργήθηκαν τήγματα.

Τρίτο Πείραμα

Χωρίς να βραχυκυκλώσουμε με χαλκό, συνδέσαμε σε κάθε ακροδέκτη της εξόδου έναν αγωγό αλουμινίου ισοδύναμης διατομής 2,5 mm2. Με τον μετασχηματιστή συνδεδεμένο στην τροφοδοσία, ενώναμε και απομακρύναμε γρήγορα τους δύο αγωγούς δημιουργώντας διακοπτικό φαινόμενο. Ο αγωγός θερμάνθηκε και έλιωσε στις άκρες ωστόσο δεν δημιουργήθηκαν τήγματα.

Τέταρτο Πείραμα

Συνδέσαμε σε κάθε ακροδέκτη της εξόδου αγωγό αλουμινίου ισοδύναμης διατομής 2,5 mm2 αφού προηγουμένως τροχίσαμε τα άκρα τους. Αμέσως μετά τη σύνδεση του μετασχηματιστή στην τροφοδοσία φέραμε σε επαφή τα λεπτά, τροχισμένα άκρα των δύο αγωγών και όπως πριν, συνεχίσαμε να τα απομακρύνουμε και να τα ενώνουμε. Ο αγωγός θερμάνθηκε και έλιωσε στις άκρες ενώ δημιουργήθηκαν και τήγματα.

Πέμπτο Πείραμα

Αντί για απλούς αγωγούς αλουμινίου συνδέσαμε στην έξοδο του μετασχηματιστή δύο αγωγούς ACSR ισοδύναμης διατομής 16 mm2 και αμέσως μετά τη σύνδεση του μετασχηματιστή στην τροφοδοσία φέραμε και κρατήσαμε τους αγωγούς σε επαφή. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε πυράκτωση του σημείου επαφής, που συνοδεύτηκε από κόκκινη και πράσινη φλόγα, λιώσιμο των αγωγών, δημιουργία στάχτης και τηγμάτων αλουμινίου.

Έκτο Πείραμα

Από δύο αγωγούς ACSR ισοδύναμης διατομής 16 mm2 αφαιρέσαμε τον πυρήνα από χάλυβα. Έπειτα τους συνδέσαμε σε κάθε ακροδέκτη της εξόδου και τους φέραμε σε επαφή με τη σύνδεση του μετασχηματιστή στην τροφοδοσία. Και πάλι παρατηρήθηκαν πυράκτωση, πράσινη φλόγα, στάχτες και τήγματα.

Με τη θερμοκάμερα Ti 45 Fluke μετρήθηκαν οι θερμοκρασίες των παραγόμενων τηγμάτων  σε βαθμούς Κελσίου:

62,7

62,8

70

91

62,9

62,1

133

Πίνακας 3.4-2: θερμοκρασίες παραγόμενων τηγμάτων

Έβδομο Πείραμα

Βραχυκυκλώσαμε την έξοδο του μετασχηματιστή με αγωγό αλουμινίου ισοδύναμης διατομής 2,5 mm2. Με τη χρήση ενός ψηφιακού βολτόμετρου και μιας αμπεροτσιμπίδας έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις της τάσης τροφοδοσίας και του ρεύματος βραχυκύκλωσης στην έξοδο ανά 15 δευτερόλεπτα:

| I (A) | V (V) |
| --- | --- |
| 11,1 | 2,1 |
| 193,2 | 40,2 |
| 239,8 | 60,4 |
| 272,8 | 88,9 |
| 267,3 | 107,6 |
| 261 | - |

Πίνακας 3.4-3: μετρήσεις της τάση τροφοδοσίας και του ρεύματος στην βραχυκυκλωμένη με αγωγό αλουμινίου έξοδο του μετασχηματιστή ανά 15 δευτερόλεπτα

Πριν ολοκληρωθεί η τελευταία μέτρηση ο αγωγός έσπασε χωρίς να δημιουργηθούν τήγματα.

Όγδοο Πείραμα

Όμοια με πριν, βραχυκυκλώσαμε την έξοδο του μετασχηματιστή, αυτή τη φορά με αγωγό ACSR ισοδύναμης διατομής 16 mm2. Επαναλάβαμε το πείραμα δύο φορές. Την πρώτη μετρήσαμε μόνο το ρεύμα βραχυκύκλωσης στην έξοδο όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ανά 15 δευτερόλεπτα από τη σύνδεση του μετασχηματιστή στην τροφοδοσία:

I (A)

13,2

196,2

371,4

620

730

749

676

605

552

Πίνακας 3.4-4: μετρήσεις του ρεύματος στην βραχυκυκλωμένη με αγωγό ACSR έξοδο του μετασχηματιστή ανά 15 δευτερόλεπτα

Τη δεύτερη φορά μετρήσαμε και την αντίστοιχη τάση τροφοδοσίας (πάλι ανά 15 δευτερόλεπτα):

| I (A) | V (V) |
| --- | --- |
| 13,4 | 2,3 |
| 197,6 | 37,3 |
| 325,4 | 62,8 |
| 388 | 93,4 |
| 600 | 128 |
| 627 | 151,6 |
| 660 | 181,6 |
| 639 | 200,4 |
| 582 | 201 |
| 542 | 201,3 |
| 516 | 201,6 |
| 496 | 201,6 |
| 14,5 | 201,6 |

Πίνακας 3.4-5: μετρήσεις της τάση τροφοδοσίας και του ρεύματος στην βραχυκυκλωμένη με αγωγό ACSR έξοδο του μετασχηματιστή ανά 15 δευτερόλεπτα

Παρατηρήθηκαν μαύρα στίγματα κατά μήκος  του αγωγού, λιώσιμο και σπάσιμο στο σημείο μέγιστης μηχανικής τάσης. Δεν υπήρξε πυράκτωση ούτε δημιουργήθηκαν τήγματα.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στο Τέταρτο, Πέμπτο και Έκτο πείραμα, που παρατηρήθηκε δημιουργία τηγμάτων αλουμινίου, σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ανάφλεξη του χαρτιού από αυτά. Εμφανίστηκε μόνο μια ωχρά κηλίδα στην θέση πτώσης τους.

Κεφάλαιο

4

Σχόλια   επί   των  αποτελεσμάτων

4.1 Σχόλια επί των αποτελεσμάτων της Παραγράφου 3.3

Η θερμοκρασία τήξης του αλουμινίου είναι 660° C και επομένως αυτή είναι και η αρχική θερμοκρασία των υποθετικών τηγμάτων. Ως θερμοκρασία περιβάλλοντος θεωρείται αυτή των 40° C που αποτελεί τη δυσμενέστερη περίπτωση.

Οι τιμές της θερμοκρασίας των τηγμάτων τη στιγμή που φτάνουν στο έδαφος, όπως φαίνεται από τους πίνακες υπολογισμών της παραγράφου, είναι ιδιαίτερα υψηλές ακόμη και για ύψος πτώσης 12 m και ικανές να προκαλέσουν ανάφλεξη σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί

| Υλικό | Θερμοκρασία ανάφλεξης σε οC |
| --- | --- |
| Εφημερίδα | 185 |
| Μαλλί | 228 έως 264 |
| PVC | 391 |
| Χαρτί | 230 |
| Πευκόξυλο | 240 |

Πίνακας 4-1 : Θερμοκρασία ανάφλεξης διαφόρων υλικών

Σημαντική παράμετρος του συγκεκριμένου μαθηματικού μοντέλου είναι το σχήμα και μέγεθος των τηγμάτων που στους υπολογισμούς υποτέθηκε αρκετά μεγάλο (σφαιρική διάμετρος 5, 6 ,7 και 8 mm). Τήγματα αυτών των διαστάσεων αναπτύσσουν επικίνδυνες θερμοκρασίες, ωστόσο εξαιτίας του σχετικά μικρού όγκου τους η συνολική θερμότητα που προσφέρεται δεν επαρκεί για να προκαλέσει την ανάφλεξη υλικών. Επιπλέον τήγματα αυτού του μεγέθους δεν δημιουργούνται στην πράξη. Στην περίπτωση τηγμάτων μικρότερων διαστάσεων, αυτά φτάνουν στο έδαφος ψυχρότερα κι έτσι δεν αναπτύσσεται κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

4.1 Σχόλια επί των αποτελεσμάτων της Παραγράφου 3.4

Στο εργαστήριο αποδείχθηκε δυνατή η δημιουργία τηγμάτων από αγωγούς αλουμινίου ισοδύναμης διατομής 2,5 mm2 και αγωγούς ACSR ισοδύναμης διατομής 16 mm2 με τη βοήθεια ενός μετασχηματιστή ρεύματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τήγματα που δημιουργήθηκαν ήταν μικρού μεγέθους και όπως φαίνεται και από τις τιμές του πίνακα 3.4-2 η θερμοκρασία τους είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με εκείνη των υποθετικών τηγμάτων της παραγράφου 3.3. Οι θερμοκρασίες των τηγμάτων του εργαστηρίου δεν είναι ικανές να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ θα ήταν ακόμη χαμηλότερες αν τα τήγματα διένυαν απόσταση 12 m μέχρι το έδαφος.

Όσον αφορά τα πειράματα με τους αγωγούς ACSR στο Πέμπτο και Έκτο πείραμα πρέπει να παρατηρηθεί πως ενώ η θερμοκρασία τήξης του αλουμινίου είναι 660° C, η αντίστοιχη του χάλυβα φτάνει τους 1530° C οπότε δεν δημιουργούνται τήγματα από χάλυβα. Οι αγωγοί περιβάλλονται από μια λεπτή επίστρωση ψευδαργύρου για προστασία από τη διάβρωση. Ο ψευδάργυρος είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και παρουσιάζει μικρή αντίσταση σε μια υπερβολική ροή ρεύματος. Λόγω της τάσης που εφαρμόζεται στους αγωγούς, ο ψευδάργυρος που αποτελεί την άνοδο διαλύεται ενώ η καθοδική επιφάνεια του αλουμινίου (ή του χάλυβα στον κεντρικό αγωγό) προστατεύεται από τη διάβρωση. Όταν καταναλωθεί όλος ο ψευδάργυρος η προστατευτική δράση σταματάει. Τέλος, η δημιουργία στάχτης και η εμφάνιση της πράσινης φλόγας που παρατηρήθηκαν στα πειράματα αυτά, πιστεύεται πως οφείλονται στην καύση του ψευδάργυρου, ο οποίος καίγεται στην ατμόσφαιρα με μια φωτεινή μπλε-πράσινη φλόγα.

Η αγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και οι υψηλές θερμοκρασίες ενθαρρύνουν το μηχανισμό της διάβρωσης. Όπως δείχνουν οι πίνακες 3.4-3, 3.4-4, 3.4-5 οι μεγάλες τιμές του ρεύματος βραχυκύκλωσης σε συνδυασμό με την μηχανική καταπόνηση των αγωγών στο Έβδομο και Όγδοο πείραμα οδηγούν σε αποκοπή των αγωγών. Ειδικότερα, στον αγωγό ACSR του Όγδοου πειράματος είναι εμφανή τα σημάδια ηλεκτρικής διάβρωσης (μαύρα στίγματα) στην επιφάνειά του.

Βιβλιογραφία

[1]	Μπούρκας Π.Δ., Καραγιαννόπουλος Κ.Γ., Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Διατάξεις και Υλικά, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2003.

[2]	Μπούρκας Π.Δ., Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1998

[3]	LUPFERT H., Metallische Werkstoffe, C.F. Winter’sche Verlagshandlung Prien, 1958

[4]	Phillippow E., Taschenbuch Elektrotechnik, Band 2 Starkstromtecnik, VEB Verlag Technik Berlin, 1966

[5]	ΨΑΡΡΟΣ Ε., Υπαίθριες γραμμές διανομής χαμηλής τάσης σε περιβάλλον πυρκαγιών, διδακτορική διατριβή

[6]	REIPRICH J., Aluminium-Taschenbuch, Aluminium-Zentrale, Duesseldorf, 1951

[7]	GELLINGS P.J., Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen, Hanser, 1981

[8]	Παπαδιάς Β.Κ., Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τόμος Ι, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1985

[9]	Παπαδιάς Β.Κ., Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τόμος ΙΙ, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1985

[10]	ΠΑΠΑΔΙΑΣ Β.Κ., Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Τάσης, Αθήνα 1985

[11]	Παπαδόπουλος Μ.Π., Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τόμος Ι, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1994