εθνικο μετσοβιο πολυτεχνειο

σχολη ηλεκτρολογων μηχανικων και μηχανικων Υπολογιστών

τομεασ ηλεκτρικησ ισχυοσ

Διαμόρφωση της ηλεκτρικής αγοράς στην Ελλάδα τη δεκαετία 2010-2020

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αλέξανδρος – Δημήτριος Τρ. Καββαθάς

Επιβλέπων : Παντελής  Κάπρος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάρτιος 2012

εθνικο μετσοβιο πολυτεχνειο

σχολη ηλεκτρολογων μηχανικων και μηχανικων Υπολογιστών

τομεασ ηλεκτρικησ ισχυοσ

Διαμόρφωση της ηλεκτρικής αγοράς στην Ελλάδα τη δεκαετία 2010-2020

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αλέξανδρος – Δημήτριος Τρ. Καββαθάς

Επιβλέπων : Παντελής Κάπρος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την            Μαρτίου 2012

Αθήνα, Μάρτιος 2012

…………………………………

Αλέξανδρος – Δημήτριος Τρ. Καββαθάς

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Αλέξανδρος – Δημήτριος Τρ. Καββαθάς, 2012

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τους συγγραφείς.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τους συγγραφείς και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση ενός μοντέλου ισορροπίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προσεγγίζοντας τις οικονομικές συναρτήσεις προσφοράς των θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (supply function equilibrium), με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020. Θα εξεταστούν, συνεπώς, τα οικονομικά μεγέθη των μονάδων σε συνάρτηση με τις συνθήκες αγοράς όπως αυτές προδιαγράφονται από την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος στην Ελλάδα, κατά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής (σχέδιο 20-20-20). Ειδικότερα θα ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου.

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με το μοντέλο ένταξης, υποχρεούνται να υποβάλουν στο διαχειριστή της αγοράς συναρτήσεις οικονομικής προσφοράς, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος (Ο.Τ.Σ.). Η βέλτιστη συνάρτηση οικονομικής προσφοράς κάθε μονάδας προκύπτει ως λύση του προβλήματος ταυτόχρονης μεγιστοποίησης κέρδους όλων των παραγωγών και ισορροπίας ζήτησης και προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για διακριτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια κάθε εξεταζόμενου έτους. Η συγκεκριμένη προσέγγιση της αγοράς διαφοροποιείται σε σχέση με άλλα μοντέλα ανταγωνισμού ως προς το ότι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, ακολουθούν συναρτήσεις και όχι συγκεκριμένες ποσότητες (μοντέλο Cournot) ή τιμές προσφοράς ( μοντέλο Bertrand).

Τα τεχνοοικονομικά στοιχεία των μονάδων και οι προβλεπόμενες, μέχρι το 2020, επενδύσεις για την Ελλάδα συλλέχθηκαν με την εφαρμογή κατάλληλου σεναρίου στο πρόγραμμα PRIMES το οποίο ανταποκρίνεται, αφενός, στις πολιτικές που έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει η Ελλάδα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, και, αφετέρου, στην ανάλογη μείωση επιπέδων αέριων ρύπων που η εφαρμογή τους επιτάσσει. Ακολούθως, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο ισορροπίας, που έχει αναπτυχθεί σε λογισμικό GAMS, αφού υπέστησαν την κατάλληλη επεξεργασία και οργάνωση σε περιβάλλον Microsoft Excel, έτσι ώστε να απομονωθούν οι θερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και το ποσοστό συμμετοχής τους στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης. Τέλος, έγιναν παρατηρήσεις σχετικά τόσο με τις συναρτήσεις προσφοράς των μονάδων που προέκυψαν και το πως αυτές επηρεάζονται από τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε μίας, όσο και με τις αλλαγές που θα επιφέρει η «πράσινη» ενεργειακή πολιτική στη διάρθρωση της ηλεκτρικής παραγωγής της Ελλάδας.

Λέξεις Κλειδιά: Μοντέλο Ισορροπίας Συναρτήσεων Προσφοράς, Οριακή Τιμή Συστήματος, Εκπομπές Αέριων Ρύπων,  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Θερμική Ηλεκτροπαραγωγή, Αγορά ηλεκτρισμού, Ανανεώσιμες πηγές, Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Abstract

The scope of this thesis is the presentation and the analysis of a supply function equilibrium model applied to Greek electricity market with time horizon the year 2020. Specifically, the response of the thermal electricity generating plants is examined, under the scope of the undergoing changes in the Greek electricity market, which abide by the regulations of European Energy Policy, regarding the increasing participation of renewable energy sources in the energy mixture of the country and the mitigation of the gas emissions responsible for the global warming phenomenon.

According to the model used, the electricity firms are permitted to bid increasing supply functions that relate the quantity the firm will sell to the price the market will bear. Assuming that each firm will act in accordance with what is predicted by an optimal response by the model, we make a prediction of the System Marginal Price, determined by the aggregate supply function and  the equilibrium quantity. This particular approach of market is differentiated concerning other models of competition as for that the units of generation of electricity, aiming at the maximization of their profits, adjust their quantities (model Cournot), or their prices (model Bertrand) to the realization of demand.

Both the techno economic parameters  of the electricity system examined and the, investments for Greece for up to 2020 were forecasted  by the application of suitable script in the program PRIMES which corresponds, in the policies that Greece has committed to materialize in the sector of generation of electricity, and the reduction of levels in the emitted gases. Afterwards, these results were used by the equilibrium model that has been developed in GAMS environment. Finally, observations have been made in the impacts of the changes that the new environmental friendly policy brings, on the supply functions of the firms and their strategy in the electricity market

Words Keys: Model of Balance of Interrelations of Offer, Marginal Price of System, Emissions of Gases of Pollutants, Renewable Sources of Energy, Thermic Generation of electricity, Market of electricity, Renewable sources, [Chondremporiki] Purchase of Electric Energy.

Ευχαριστίες

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής αυτής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Παντελή Κάπρο, για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με το παρόν ερευνητικό αντικείμενο. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τους γονείς μου για την αμέριστη συμπαράσταση τους στη μέχρι τώρα διαδρομή μου.

Αλέξανδρος – Δημήτριος Τρ. Καββαθάς,

Αθήνα, Μάρτιος 2012

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………….…19

1.1. Διπλωματικής Εργασίιας	19

1.2. Οργάνωση κειμένου	19

2. Η ΑλλαγΗ δεδομΕνων στην ΑγορΑ ΗλεκτρικΗς ΕνΕργειας	22

2.1.  Γενικά	22

2.2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου	23

2.2.1. Διεθνείς Δράσεις	24

2.2.2 Ευρωπαϊκές Δράσεις	25

2.3. Η Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας	26

2.3.1. Οι ευρωπαϊκές επιταγές απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας	27

2.3.2. Η Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα	29

3. ΛειτουργΙα της ΕλληνικΗς Αγοράς ΗλεκτρικΗς ΕνΕργειας	31

3.1. Γενικά	31

3.2. Παράγοντες της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας	31

3.3.1.  Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας	32

3.3.2.Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας (Προμηθευτές, Εξαγωγείς)	33

3.3.3.   Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας	34

3.4. Διαχειριστής Συστήματος  Μεταφοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.)	34

3.5. Λειτουργία της Αγοράς	35

3.6.  Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός	36

3.6.1.  Επίλυση Η.Ε.Π.	37

3.7. Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.) - Καθορισμός	40

4. ΔιΑρθρωση της ΑγορΑς ΗλεκτρικΗς ΕνΕργειας στην ΕλλΑδα	42

4.1. Γενικά	42

4.2. Διάρθρωση Ηλεκτροπαραγωγής	42

4.3. Εγκατεστημένη Ισχύς του συστήματος 	44

4.4. Επενδύσεις σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες	50

4.5. Εισαγωγές	52

5. ΜελΕτη της αγορΑς ηλεκτρικΗς ενΕργειας στην ΕλλΑδα μΕχρι το 2020 – ΜοντΕλο PRIMES	54

5.1.  Γενικά	54

5.2. Μοντέλο PRIMES	54

5.3. Σενάριο αναφοράς – Υποθέσεις	55

5.3.1. Σενάριο Αναφοράς	56

5.3.2. Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς	57

5.3.2.1. Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι το 2020	57

5.3.2.2.   Προγραμματισμένες Εντάξεις Μονάδων στο ΕΔΣΜ μέχρι 2020	58

5.3.2.3.   Διεθνείς Τιμές Καυσίμων	59

5.3.2.4. Κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα	59

5.4. Εφαρμογή του μοντέλου PRIMES – Αποτελέσματα του σεναρίου αναφοράς	60

5.4.1. Ζήτηση Φορτίου	60

5.4.2. Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας	61

5.4.3. Αναμενόμενες επενδύσεις	63

5.4.4.  Συνολική εγκατεστημένη ισχύς	64

5.5. Εκπομπές CO2	66

6. Το ΠρΟβλημα της Ενταξης των ΜονΑδων	69

6.1. Γενικά 	69

6.2. Περιγραφή του Προβλήματος της Ένταξης των Μονάδων	70

6.2.1. Επίλυση του προβλήματος της ένταξης μονάδων	70

6.2.2. Μέθοδοι για την επίλυση του προβλήματος της ένταξης των μονάδων	71

6.3. Μορφοποιήσεις του ανταγωνισμού στην αγορά	72

6.3.1. Μοντέλο Cournot	72

6.3.2. Μοντέλο Bertrand	73

6.3.3. Μοντέλο ισορροπίας συναρτήσεων προσφοράς	73

6.4. Ισορροπία Αγοράς	74

6.5. Το Πρόβλημα του Διαχειριστή (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.)	75

6.5.1.  Μαθηματική περιγραφή του μοντέλου	77

5.6.   Η Συνάρτηση Ζήτησης	80

5.6.1.  Προσδιορισμός Κλίσης Καμπύλης Ζήτησης (γ)	81

6.7. Συναρτήσεις Προσφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας	82

6.7.1. Αθροιστική Καμπύλη Προσφοράς	84

6.8. Κόστος Παραγωγής Μονάδων Ηλεκτρικής Ενέργειας	85

7. ΑποτελΕσματα ΕφαρμογΗς του Μοντέλου ισορροπΙας συναρτΗσεων προσφορΑς	87

7.1. Γενικά	87

7.2. Χαρακτηριστικά των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας	88

7.3.  Κατασκευή Καμπύλης Φορτίου	89

7.3.1. Αφαίρεση Α.Π.Ε.	91

7.3.2. Αφαίρεση υδροηλεκτρικών μονάδων	93

7.3.3. Τελική καμπύλη διάρκειας φορτίου χωρίς Α.Π.Ε.  και υδροηλεκτρικές μονάδες	93

7.3.4. Εισαγωγές	94

7.4. Κατασκευή καμπύλης κόστους μονάδων	95

7.5. Εφαρμογή του μοντέλου ισορροπίας συναρτήσεων προσφοράς 	96

7.5.1. Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων φυσικού αερίου	97

7.5.2. Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς  ενδεικτικών λιγνιτικών     μονάδων                                                                                              100

7.5.3. Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων αιχμής 	102

7.6. Καμπύλες αθροιστικής προσφοράς συστήματος σε φορτία βάσης, ενδιαμέσου φορτίου και φορτίου αιχμής.	105

7.7. Οριακή  Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.)	108

8. ΣυμπερΑσματα	111

ΒιβλιογραφΙα & αναφορΕς	113

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	                                                                                                            118

Πίνακες

Πίνακας  1: 	                                                                                                  45

Μητρώο εν ενεργεΙα επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΠΙνακας  2	                                                                                                  49

Εντάξεις Μονάδων στο Ε.Δ.Σ.Μ.

ΠΙνακας 3	                                                                                                  49

Αποσύρσεις Μονάδων από το Ε.Δ.Σ.Μ.

ΠΙνακας  4                               	                                                              52

Εισαγωγές και Εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας το 2010

ΠΙνακας  5	                                                                                                 57

Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι το 2020

ΠΙνακας  6	                                                                                                 58

Προγραμματισμένες Εντάξεις Μονάδων στο ΕΔΣΜ μέχρι 2020

ΠΙνακας  7	                                                                                                 58

Προγραμματισμένες Αποσύρσεις Μονάδων στο ΕΔΣΜ μέχρι 2020

ΠΙνακας  8	                                                                                                 59

ΔιεθνεΙς τιμές καυσΙμων

ΠΙνακας 9	                                                                                                 64

Εγκατεστημένη Ισχύς Ηλεκτροπαραγωγής για το σενάριο αναφοράς

ΠΙνακας 10	                                                                                                 66

Εκπομπές CO2 από τον Ενεργειακό Τομέα στο σενάριο αναφοράς

Διαγράμματα

Διάγραμμα 1	                                                                                                                60

Καμπύλη ζήτησης Ενεργειακού Φορτίου από  2010 έως 2020

Διάγραμμα 2	                                                                                                                61

Ποσοστιαία ζήτηση Ενεργειακού Φορτίου ανά πενταετία 2010 έως  2020

Διάγραμμα 3	                                                                                                                 62

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2010 έως το 2020 ανά τύπο καυσίμου στο σενάριο αναφοράς

Διάγραμμα 4	                                                                                                                 62

Ποσοστιαία Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2010 έως το 2020   ανά τύπο καυσίμου στο σενάριο αναφοράς

Διάγραμμα 5	                                                                                                                 63

Αναμενόμενες επενδύσεις που θα περατωθούν στο διάστημα των επόμενων δέκα ετών, με βήμα πενταετίας και κατά είδος μονάδων παραγωγής

Διάγραμμα 6	                                                                                                                 64

Εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος στη δεκαετία 2010 έως και 2020 με βήμα 5 ετη  ανά τύπο καυσίμου

Διάγραμμα 7	                                                                                                                 65

Εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βήμα 5 ετη στη δεκαετία 2010 έως και 2020 ανά τύπο μονάδας παραγωγής

Διάγραμμα 8	                                                                                                                67

Καμπύλη εκπομπών CO2 στο σενάριο αναφοράς από το 2000 έως το 2020

.Διάγραμμα 10	                                                                                                     91

Καμπύλη Διάρκειας Φορτίου με Θερμικούς, Α.Π.Ε. και Υδροηλεκτρικούς σταθμούς για το έτος 2014

Διάγραμμα 11	                                                                                                                92

Καμπύλη διάρκειας φορτίου μετά την αφαίρεση των Α.Π.Ε. για το έτος 2014

Διάγραμμα 12	                                                                                                                 94

Τελική καμπύλη διάρκειας φορτίου χωρίς Α.Π.Ε.  και υδροηλεκτρικές μονάδες για το 2014

Διάγραμμα 13	                                                                                                                 96

Καμπύλη αναμενομένων τιμών καυσίμων ηλεκτροπαραγωγής

Διάγραμμα 14	                                                                                                                 97

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων φυσικού αερίου για το έτος 2014  (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 15	                                                                                                                 98

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων φυσικού αερίου για το έτος 2017   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 16	                                                                                                               98

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων φυσικού αερίου για το έτος 2020   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 17	                                                                                                               100

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς για ενδεικτικές λιγνιτικές μονάδες, για το έτος 2014   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 18	                                                                                                               101

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς για ενδεικτικές λιγνιτικές μονάδες για το έτος 2017   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 19	                                                                                                               101

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς για ενδεικτικές λιγνιτικές μονάδες, για το έτος 2020   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 20	                                                                                                               103

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων αιχμής για το έτος 2014   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 21	                                                                                                               103

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων αιχμής για το έτος 2017   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 23	                                                                                                               106

Αθροιστική προσφορά των μονάδων σε περιπτώσεις φορτίου βάσης, σε ενδιάμεσο φορτίο και φορτίο αιχμής για το έτος 2014

Διάγραμμα 24	                                                                                                               106

Αθροιστική προσφορά των μονάδων σε περιπτώσεις φορτίου βάσης, σε ενδιάμεσο φορτίο και φορτίο αιχμής για το έτος 2017

Διάγραμμα 25	                                                                                                               107

Αθροιστική προσφορά των μονάδων σε περιπτώσεις φορτίου βάσης, σε ενδιάμεσο φορτίο και φορτίο αιχμής για το έτος 2020

Διάγραμμα 26	                                                                                                               108

Μεταβολή της Οριακής Τιμής Συστήματος για τα διάφορα φορτία κατά τη διάρκεια των ετών  2014, 2017 και 2020

Διάγραμμα 27	                                                                                                              109

Καμπύλη διάρκειας Οριακής Τιμής Συστήματος για τα έτη 2014, 2017 και 2020

Σχήματα

| ΣΧΗΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | Σελ |
| --- | --- | --- |
| Σχήμα 1: | Γραφική παράσταση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου συναρτήσει του χρόνου | 24 |
| Σχήμα 2: | Χονδρεμπορική και Λιανεμπορική Αγορά | 36 |
| Σχήμα 3: | Συνολικές καμπύλες Προσφοράς – Ζήτησης και Ο.Τ.Σ. | 38 |
| Σχήμα 4: | Λειτουργία Αγοράς | 78 |
| Σχήμα 5: | Λειτουργία των shocks ζήτησης (Electricity Demand Shocks) | 80 |
| Σχήμα 6: | Μεταβολή της κλίσης της συνάρτησης ζήτησης ανάλογα με το φορτίο | 82 |

1

Εισαγωγή

1.1  Αντικείμενο Διπλωματικής Εργασίας

Στη παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται η εκτιμώμενη διάρθρωση του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδας και μελετάται η συμμετοχή των θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής υπό το πρίσμα του σχεδίου 20-20-20. Χρησιμοποιώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων που συμμετέχουν στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις τάσεις διείσδυσης στην αγορά των Α.Π.Ε. καθώς και την προβλέψιμη ζήτηση, θα προσομοιωθεί η αγορά με ένα μαθηματικό μοντέλο ατελούς ανταγωνισμού. Με το μοντέλο αυτό, όπου θεωρούμε ότι κάθε μονάδα που συμμετέχει στοχεύει στη μεγιστοποίηση των κερδών της, θα γίνει εκτίμηση της καμπύλης Οριακής Τιμής του Συστήματος για ενδεικτικά έτη της επόμενης δεκαετίας (2011 – 2020).

1.2. Οργάνωση Κειμένου

Το 1ο κεφάλαιο περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου που πραγματεύεται η διπλωματική εργασία.

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στις εξελίξεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργεια και αναλύονται οι παράμετροι του φαινόμενου του θερμοκηπίου που αποτέλεσαν το έναυσμα για την συντονισμένη λήψη μέτρων σε διεθνές επίπεδο και για την ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας ενιαίας, πράσινης, ενεργειακής πολιτικής. Περιγράφεται η πορεία προς την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και παρατίθεται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Έμφαση δίνεται στους σχετικούς στόχους που καλείται να επιτύχει η Ελλάδα, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά το 2001, καθώς και στον τρόπο που η επίτευξή τους θα επηρεάσει τη δομή και τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς ενέργειας.

Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και επισημαίνονται οι αλλαγές που επέφερε στον τομέα αυτό η μετάβασή της στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Ορίζονται οι ρόλοι των συμμετεχόντων στην αγορά και οι διαδικασίες που ακολουθούνται από αυτούς για την διάθεση του ηλεκτρισμού στους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η διαδικασία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και ορίζεται η έννοια της Οριακής Τιμής του Συστήματος.

Το 4ο κεφάλαιο περιγράφει τη διάρθρωση της ηλεκτροπαραγωγής η οποία επιτρέπει την πλήρωση των κριτηρίων που θέτει το σχέδιο 20-20-20, ενώ παρουσιάζονται και οι επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να προκύψει η, κατά τα ανωτέρω, σύσταση του ενεργειακού μείγματος. Επιπλέον, περιγράφονται οι αλλαγές που θα επέλθουν στην εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος και γίνεται μια αποτίμηση των συνεπειών τους.

Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφεται γενικά το ηλεκτρικό υπομοντέλο PRIMES με απλή συνοπτική μαθηματική περιγραφή καθώς και το σενάριο αναφοράς. Περιγράφονται οι υποθέσεις για την εξέλιξη της ζήτησης και προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εν συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ηλεκτρικού υπομοντέλου PRIMES για το σενάριο αναφοράς για την Ελλάδα.

Το 6ο κεφάλαιο πραγματεύεται το πρόβλημα ένταξης των μονάδων, και παρουσιάζει τις βασικές αρχές, θεωρητικές και μαθηματικές, στις οποίες βασίστηκε το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει ο διαχειριστής του συστήματος να εντάξει τις μονάδες παραγωγής στην αγορά, καθώς και τα οικονομοτεχνικά στοιχεία του συστήματος που διαδραματίζουν ρόλο στην ισορροπία ζήτησης και προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο 7ο κεφάλαιο, με τα τεχνοοικονομικά στοιχεία των μονάδων και τις  προβλεπόμενες μέχρι το 2020, επενδύσεις για την Ελλάδα που συλλέχθηκαν με το πρόγραμμα PRIMES, γίνεται εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με όλους του περιορισμούς που επιτάσσει το σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή, για ενδεικτικά έτη και μέχρι το 2020. Τα αποτελέσματα της αριθμητικής εφαρμογής συνοδεύονται από τα διαγράμματα προσφοράς των μονάδων παραγωγής και της Οριακής Τιμής του Συστήματος σε κάθε εξεταζόμενο έτος καθώς επίσης και τον σχολιασμό τους για κάθε περίπτωση.

Τέλος το 8ο κεφάλαιο εμπεριέχει τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν από τα αναλυθέντα στη διπλωματική.

2

Η Αλλαγή δεδομένων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

2.1.  Γενικά

Από τη δεκαετία του 80, η προσοχή της διεθνούς κοινότητας αρχίζει να στρέφεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ως φαινομένου μακροπρόθεσμης διαμόρφωσης του παγκοσμίου γίγνεσθαι, με επιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα και εμφανείς πλέον τις περιβαλλοντολογικές συνέπειες. Η έντονα αυξητική τάση της θερμοκρασίας προκάλεσε τον προβληματισμό των βιομηχανικών κρατών και δημιούργησε την ανάγκη για λήψη μέτρων με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της και τη ρύθμιση των επιπέδων της σε μη ανησυχητικά επίπεδα. Οι προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, ήδη από τη δεκαετία του ΄90, στοχεύουν στη σταθεροποίηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε τέτοια επίπεδα, ούτως ώστε να μη παρεμβαίνει επικίνδυνα η ανθρώπινη δραστηριότητα στο κλιματικό σύστημα.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο, και υπό την επίδραση της σταδιακής απελευθέρωσης άλλων, παραδοσιακά μονοπωλιακών αγορών, αντίστοιχες εξελίξεις με στόχο την απελευθέρωση άρχισαν να δρομολογούνται και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Προς το τέλος της δεκαετίας, η διατήρηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το δημόσιο τομέα τέθηκε υπό σοβαρή αμφισβήτηση και έγιναν προσπάθειες για τη μετάβασή της στον ιδιωτικό. Την ίδια εποχή αναπτύχθηκαν και οι περισσότερες απ' τις υπάρχουσες οικονομικές μεθοδολογίες σχετικά με τις επενδύσεις ηλεκτρικής ενέργειας, την τιμολόγηση και τον σχεδιασμό, βοηθώντας έτσι στην απελευθέρωση της αγοράς.

2.2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Το κλιματικό σύστημα είναι ένα σύνθετο διαδραστικό σύστημα που αποτελείται από την ατμόσφαιρα, την επιφάνεια της γης, χιόνι και πάγο, ωκεανούς και άλλα υγρά σώματα καθώς και από έμβια όντα. Οι παράγοντες που οδηγούν στην αλλαγή του κλίματος είναι πολλοί και γνωστοί και είναι δυο ειδών:

- Αλλαγές που γίνονται στο σύστημα ατμόσφαιρα - υδρόσφαιρα - γεώσφαιρα - βιόσφαιρα ή αλλαγές που γίνονται σε πλανητικά δεδομένα (π.χ. αλλαγή στη μέση απόσταση ηλίου - γης και άλλες αλλαγές στην τροχιά της γης).

- Αλλαγές που γίνονται από τον άνθρωπο.

Η διαφορά των αλλαγών που γίνονται από τον άνθρωπο από αυτές της φύσης, είναι ότι η ανθρώπινη παρέμβαση πιθανότατα οδηγεί σε μονότονη αλλά και ραγδαία αποσταθεροποίηση. Αντίθετα, οι φυσικές κλιματικές αλλαγές, παρουσιάζουν γενικά μακροχρόνιες διακυμάνσεις.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή μέσω, κυρίως, των αλλαγών που προκαλεί στην ατμόσφαιρα της γης, και συγκεκριμένα στις ποσότητες των αερίων του θερμοκηπίου. Η καύση στερεών καυσίμων, η οποία απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, αποτελεί τον πιο σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα. Από την έναρξη της βιομηχανικής εποχής και μετά (χρονικό μεταίχμιο της οποίας θεωρείται το 1970), η συνολική επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο κλίμα οδήγησε στην υπερθέρμανση.

Μέσα στα τελευταία 30 χρόνια η ανθρώπινη δραστηριότητα αύξησε περίπου κατά 30% τα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα προκαλώντας μεγάλες συγκεντρώσεις (Σχήμα 1). Υπεύθυνη για περισσότερο από 75% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι η καύση των στερεών καυσίμων. Η αλλαγή της χρήσης της γης (και κυρίως η αναδάσωση) είναι υπεύθυνη για το υπόλοιπο ποσοστό.

Σχήμα 1

Γραφική παράσταση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου συναρτήσει του χρόνου

2.2.1. Διεθνείς Δράσεις

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν τα κράτη μέλη της διεθνούς κοινότητας στην υπογραφή του Πρωτόκολλου του Κιότο. Το Πρωτόκολλο του Κιότο το οποίο τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2005 και έχουν επικυρώσει συνολικά 184 κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί μια νομική δέσμευση των αναπτυγμένων χωρών για μείωση των εκπομπών αερίων και προβλέπει μια σειρά από μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας απειλής της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με Πρωτόκολλο του Κιότο, τα κράτη που το έχουν συνυπογράψει δεσμεύονται να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (2008-2012) τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990. Εξαίρεση αποτελούν αφενός η Ε.Ε., η οποία αποφάσισε τη μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό 8%, σε σύγκριση με το έτος βάσης (1990) εντός της περιόδου 2008-2012, και, αφετέρου, οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες δεν έχουν ποσοτικοποιημένους στόχους.

Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει τρεις ευέλικτους μηχανισμούς, έτσι ώστε η μείωση των εκπομπών ρύπων να γίνει με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αυτοί είναι:

- η Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emissions Trading - ΕΤ)

- τα Προγράμματα από Κοινού (Joint Implementation - JI) και

- ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism - CDM).

2.2.2  Ευρωπαϊκές Δράσεις

Τον Μάρτιο του 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτοπορώντας παγκοσμίως, αποφάσισε να λάβει ακόμη πιο φιλόδοξα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκπόνησε το ‘Πακέτο μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια’ για τη διείσδυση των Α.Π.Ε. και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σχέδιο 20-20-20) που είχε ως στόχους:

- τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990,

- τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, συμπεριλαμβανομένου του στόχου χρήσης βιοκαυσίμων σε ποσοστό 10% και,

- την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% συγκριτικά με την προβλεπόμενη κατανάλωση, αυξάνοντας τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης,

Οι στόχοι αυτοί – γνωστοί και ως τα ‘τρία εικοσάρια’ – έλαβαν και νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα με την έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος Δεκεμβρίου του 2008.

Για την υλοποίηση των παραπάνω φιλόδοξων στόχων, μετά από πολύχρονη και επώδυνη κυοφορία, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 προώθησε τη νέα Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2013 όταν θα έχει λήξει η πρώτη προθεσμία υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν οριστεί από το Πρωτόκολλο του Κιότο, κατανέμει τον συνολικό στόχο του 20% σε επιμέρους στόχους για κάθε κράτος μέλος, με γνώμονα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κάθε κράτους, το εθνικό σημείο εκκίνησης και το εθνικό ενεργειακό μείγμα.

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες περιλαμβάνουν:

- α) μηχανισμό της εμπορίας αδειών εκπομπής, το ETS, που λειτουργεί στο επίπεδο ολόκληρης της ΕΕ με βάση τη δημοπράτηση όλων των αδειών εκπομπών μετά το 2013 και στον οποίο υπάγονται οι τομείς της ηλεκτροπαραγωγής και της μεγάλης βιομηχανίας,

- β) στόχο για κάθε χώρα σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς που δεν υπάγονται στο ETS (κτίρια, οικίες, μικρή βιομηχανία, γεωργία, μεταφορές), ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί μέσω εθνικών πολιτικών,

- γ) στόχο για κάθε χώρα σχετικά με τη συνεισφορά των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί, επίσης, μέσω εθνικών πολιτικών.

Η Ε.Ε. έχει πλέον δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020 καθώς και για περαιτέρω μείωση έως το 30%, εφόσον οι υπόλοιπες βιομηχανοποιημένες χώρες συμφωνήσουν να πράξουν το ίδιο με την παράλληλη δραστηριοποίηση και  των αναπτυσσόμενων χωρών.

2.3.  Η Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Κατά το σχεδιασμό μιας νέας απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών συστημάτων πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Συγκεκριμένα:

- Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μεταβάλλεται εντός ευρέων ορίων μέσα στον ημερήσιο κύκλο, αλλά και εποχιακά μέσα στον ετήσιο κύκλο. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει οικονομικά βιώσιμη λύση στο θέμα της αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρισμού, απαιτείται η τήρηση σημαντικών περιθωρίων εφεδρείας ισχύος, προκειμένου να υπάρχει πάντοτε δυνατότητα κάλυψης του κυμαινόμενου φορτίου.

- Για τις περισσότερες εφαρμογές του ηλεκτρισμού ως αγαθού δεν υπάρχει υποκατάστατο, το δε κόστος των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος για την οικονομία, την δημόσια υγεία και την εθνική ασφάλεια είναι πολύ μεγάλο. Το γεγονός αυτό, στον σημερινό τεχνολογικό πολιτισμό μας, καθιστά την βραχυχρονίως προσδιοριζόμενη ζήτηση του αγαθού ηλεκτρισμός εντόνως ανελαστική.

- Εκτός από την ανελαστικότητα της ζήτησης, είναι δυνατόν και η προσφορά της ηλεκτρικής ενέργειας να εξαρτάται από απρόβλεπτους παράγοντες όπως π.χ. οι καιρικές συνθήκες. Τούτο έχει ιδιαιτέρως μεγάλη επίδραση σε συστήματα που έχουν στηρίξει την ηλεκτροπαραγωγή τους κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στην υδροηλεκτρική και αιολική παραγωγή.

- Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εγκατάσταση νέου ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού είναι πολύ μεγάλο και τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει περισσότερο λόγω των συχνά υπερβολικών περιβαλλοντικών ελέγχων και περιορισμών που έχουν επιβληθεί. Στην καλύτερη περίπτωση η εγκατάσταση μίας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί τουλάχιστον τρία έτη. Εάν η απόφαση κατασκευής ληφθεί όταν ήδη οι τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχουν πάρει ανοδική πορεία, προειδοποιώντας ότι υπάρχει στενότητα διαθέσιμης ισχύος και άρα το σύστημα χρειάζεται ενίσχυση, τότε η ελάχιστη περίοδος των τριών ετών είναι επαρκές χρονικό διάστημα για να σημειωθούν αυξήσεις τιμών και κρίση, λόγω στενότητας ισχύος, στην αγορά.

2.3.1. Οι ευρωπαϊκές επιταγές απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στην Ευρώπη, το θεσμικό πλαίσιο και η λειτουργία της υπό απελευθέρωση αγοράς θεσπίσθηκαν με την ψήφιση της Κοινοτικής Οδηγίας 96/92/ΕΚ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με αυτή ρυθμίζονται θέματα και τίθενται κανόνες σχετικά με την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 96/92/ΕΚ, οι πελάτες διακρίνονται σε επιλέγοντες, αυτούς δηλαδή οι οποίοι έχουν δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (αρχικά ισχύει για όσους συνδέονται σε υψηλή και μέση τάση), και σε μη επιλέγοντες, οι οποίοι προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τις κρατικές εταιρείες. Σκοπός της απελευθέρωσης είναι όλοι οι πελάτες να μεταβούν στην πρώτη κατηγορία (επιλέγοντες). Οποιοσδήποτε ιδιώτης έχει δυνατότητα παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αρκεί να κατέχει σχετική άδεια για παραγωγή ή προμήθεια. Με την Οδηγία δημιουργούνται κατάλληλοι μηχανισμοί  για τον έλεγχο και τη διαφάνεια της απελευθερωμένης αγοράς, ώστε να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και εξοντωτική συμπεριφορά.

Με την νεότερη Οδηγία 2003/54/ΕΚ καταργήθηκε η Οδηγία 96/92/ΕΚ και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις επιτάχυνσης των διαδικασιών απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τη Οδηγία 2003/54/ EK

•    Επισπεύδεται η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε από την 1η Ιουλίου 2007 όλοι οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και των οικιακών, να μπορούν να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από οποιονδήποτε προμηθευτή της επιλογής τους.

•   Επιβάλλονται αυστηρότερες υποχρεώσεις σε σχέση με το διαχωρισμό των βασικών λειτουργιών της αγοράς.

•  Ενδυναμώνεται ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής δεν εισάγουν διακρίσεις και αντανακλούν τα πραγματικά κόστος.

• Εξασφαλίζεται η ασφάλεια του εφοδιασμού και προβλέπεται η εξασφάλιση νέου δυναμικού μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών για συνεισφορά σε αυτήν.

•  Υιοθετούνται κοινές ελάχιστες υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και ειδικότερα όσον αφορά στην παροχή τους προς τις κοινωνικά ασθενέστερες κατηγορίες καταναλωτών.

Το κανονιστικό πλαίσιο που εισάγεται με την Οδηγία 2003/54/EK συμπληρώνεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος του εν λόγω Κανονισμού είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εναρμονισμένων τιμολογίων πρόσβασης και μέσω ενιαίων διαδικασιών, που θα αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς στη δυναμικότητα μεταφοράς διασυνδέσεων και τα προβλήματα συμφόρησης.

2.3.2. Η Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Το σημερινό νομικό πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού στη Ελλάδα στηρίζεται κυρίως στον νόμο 2773/99 ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση την Οδηγία 96/92/ΕΚ και αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία της απελευθερωμένης ελληνικής αγοράς ενέργειας. Αναφέρεται σε τέσσερις κώδικες, οι οποίοι καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς, τη διαδικασία προμήθειας των επιλεγόντων πελατών, καθώς και τους τεχνικούς κανόνες που ακολουθούνται κατά τη λειτουργία του συστήματος Μεταφοράς και Διανομής. Ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με την ευρύτερη ενεργειακή πολιτική της χώρας και επικεντρώνεται στα ζητήματα που προκύπτουν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

Με το νόμο 2773/99 δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα στην ελληνική ενεργειακή αγορά, τα κυριότερα στοιχεία της οποίας συνοψίζονται στα παρακάτω:

- Διαχωρισμός πελατών σε επιλέγοντες και μη, με δικαίωμα των πρώτων για επιλογή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

- Παραγωγή και Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από οποιονδήποτε διαθέτει σχετική άδεια.

- Ρυθμιζόμενη πρόσβαση όλων, τόσο στο Σύστημα Μεταφοράς όσο και στο Δίκτυο Διανομής.

- Ανεξάρτητοι Ρ.Α.Ε. και Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., καθετοποιημένη Δ.Ε.Η. και ξεκαθάρισμα ρόλων και αρμοδιοτήτων του καθενός στην απελευθερωμένη αγορά.

- Μοναδικός Αγοραστής (Δ.Ε.Η.) στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Ο ν. 3175/03 τροποποιεί το ν. 2773/99 και επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της απελευθερωμένης ελληνικής αγοράς, στην κατεύθυνση πάντα της όσο το δυνατόν πιο ομαλής μετάβασης από τη μονοπωλιακή κατάσταση στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Με το νόμο αυτό παρέχεται νομοθετικό έρεισμα για την ουσιαστική αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως μέσω της καθιέρωσης υποχρεωτικής χονδρεμπορικής αγοράς. Επιδιώκεται έτσι ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και άρση των μη συμβατών με το κοινοτικό δίκαιο στρεβλώσεων που είχαν δημιουργηθεί υπό το φως του παλαιού νόμου. Ενδεικτικά, δεν προβλέπεται κανενός είδους επιδότηση ή υποχρεωτική αγορά της ενέργειας για τις νέες ιδιωτικές μονάδες παραγωγής, ενώ, επιπλέον, αναβαθμίζεται ο ρόλος του Διαχειριστή του Συστήματος, που αναλαμβάνει και αρμοδιότητες λειτουργού ημερήσιας αγοράς ενέργειας.

Το 2010, η Ελληνική Κυβέρνηση με το ν. 3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρμανσης - ψύξης και 10% στις μεταφορές. Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού μέχρι το έτος 2020. Με την Υ.Α. 19598/1-10-2010 καθορίζεται η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κλήθηκε να αναπροσαρμοστεί έχοντας πια ως στόχο, αφενός, την συγκράτηση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και, αφετέρου, την υποστήριξη των εθνικών μας στόχων που αφορoύν στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των A.Π.E. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

3

Λειτουργία της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

3.1.  Γενικά

Η βαθμιαία είσοδος της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για παραγωγούς και καταναλωτές. Από την έναρξη της λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς, το 2001, με εξαίρεση τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, υφίσταται πλέον το δικαίωμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης και σύναψης σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες παραγωγούς.

3.2.  Παράγοντες της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στην Ελληνική Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρισμού συμμετέχουν:

1. Οι Εγχέοντες Ηλεκτρική Ενέργεια στο Σύστημα Παραγωγοί και Εισαγωγείς.

2. Οι Απομαστεύοντες Ηλεκτρική Ενέργεια από το Σύστημα Προμηθευτές, Εξαγωγείς και,

3. Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Καταναλωτές.

Σημαντικό ρόλο στην σύγχρονη απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδος, παίζουν επίσης και οι εξής 3 φορείς:

- Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  η οποία  είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει κυρίως γνωμοδοτικό και εισηγητικό χαρακτήρα στον τομέα της ενέργειας.

- Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.).

- Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)

Μέσω της Χονδρεμπορικής Αγοράς γίνονται οι αγοραπωλησίες του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας και των συμπληρωματικών προϊόντων αυτής (Επικουρικές Υπηρεσίες) που θα παραχθούν, θα καταναλωθούν, θα χρησιμοποιηθούν ή / και θα διακινηθούν στην αγορά, σε κάθε ωριαία περίοδο της ημέρας. Πρόκειται συνεπώς για ένα μοντέλο αγοράς «χονδρεμπορικής αγοράς - πισίνας» (Mandatory Pool).

3.3.1.  Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πρόκειται για τους ιδιώτες (παραγωγοί, εισαγωγείς) που κατέχουν άδεια για παραγωγή /εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία τους χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για αδειοδότηση ιδιωτών.

Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να υποβάλει, χωριστά για κάθε Μονάδα, πλήρως δεσμευτική Προσφορά Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής, κάθε Ημέρας Κατανομής και για το σύνολο της ισχύος της Μονάδας. Την προσφορά αυτή την υποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος και ουσιαστικά πρόκειται για μία καμπύλη που υποδεικνύει την τιμή στην οποία προτίθεται να πουλήσει κάθε επίπεδο ενέργειας που παράγει. Η Προσφορά Έγχυσης είναι μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής ενέργειας και ποσότητας ενέργειας .

Στην Χονδρεμπορική Αγορά ο ανταγωνισμός γίνεται μεταξύ των Εγχεόντων (Παραγωγών και Εισαγωγέων). Όλοι οι Παραγωγοί, οι οποίοι συμμετέχουν τελικά στην αγορά ενέργειας, πληρώνονται με την ίδια τιμή, η οποία είναι η Ο.Τ.Σ., ανεξάρτητα από την ποσότητα ενέργειας που παρέχουν. Το κέρδος που προσκομίζουν από τη διαδικασία του Η.Ε.Π. ισούται με τη διαφορά της Ο.Τ.Σ. από την προσφορά έγχυσης που κατέθεσαν στο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., στην αρχή της διαδικασίας. Όσοι προσέφεραν υψηλότερη τιμή από αυτήν της Ο.Τ.Σ. μένουν εκτός αγοράς και δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επειδή οι Παραγωγοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ο ανταγωνισμός αυτός καταλήγει αφενός στην επιλογή των φθηνότερων προσφορών και αφετέρου στην διαμόρφωση της Ο.Τ.Σ., δηλαδή της τιμής με την οποία γίνονται όλες οι συναλλαγές στην Χονδρεμπορική αγορά.

3.3.2. Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας (Προμηθευτές, Εξαγωγείς)

Στην κατηγορία των προμηθευτών ανήκουν οι ιδιώτες (προμηθευτές, εξαγωγείς και αυτοπρομηθευόμενοι καταναλωτές) οι οποίοι κατέχουν άδεια για προμήθεια επιλεγόντων πελατών, με τους οποίους συνάπτουν συμβόλαια πώλησης.

Ο ρόλος του προμηθευτή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνίσταται στη σύνδεση της Χονδρεμπορικής με τη Λιανεμπορική Αγορά. Το οικονομικό πρόβλημα του προμηθευτή συναρτάται με την ανάπτυξη ανταγωνισμού στη σχετική αγορά η οποία εμφανίζεται αφενός με την είσοδο νέων παικτών αφετέρου δε με την εμφάνιση της κατηγορίας των αυτοπρομηθευόμενων καταναλωτών.

Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αγοράζουν την ενέργεια στην Ο.Τ.Σ. και ανταγωνίζονται μεταξύ τους (στην Λιανεμπορική αγορά) επιδιώκοντας να προσελκύσουν τελικούς καταναλωτές με την προσφορά προς αυτούς ελκυστικών τιμολογίων. Με δεδομένο ότι στην Λιανεμπορική Αγορά ο ανταγωνισμός μεταξύ των Προμηθευτών γίνεται με τις προσφορές εναλλακτικών τιμολογιακών προτάσεων προς τους καταναλωτές με τα κατάλληλα, ανάλογα με την καταναλωτική συμπεριφορά εκάστης κατηγορίας καταναλωτών, τιμολόγια, προκύπτει ότι οι ανταγωνιζόμενοι στην Λιανεμπορική Αγορά Προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν στους καταναλωτές τιμολογιακές προτάσεις τέτοιες ώστε αφενός να μην είναι πολύ ακριβότερες από τη Ο.Τ.Σ. και αφετέρου να είναι αρκούντως μεγαλύτερες από την Ο.Τ.Σ. ώστε να τους εξασφαλίζεται μία δίκαιη καθαρή αμοιβή για τους κινδύνους που αυτοί (οι Προμηθευτές) αναλαμβάνουν έναντι των καταναλωτών.

3.3.3.  Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να επιλέγουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα, οι εταιρίες εμπορίας, χρησιμοποιώντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να εκπροσωπούν αυτούς τους καταναλωτές χωρίς καμία επίπτωση ή διακοπή στην ηλεκτροδότηση των καταναλωτών.

Επιπλέον, οι καταναλωτές που αποφασίζουν να πάρουν το ρίσκο της  έκθεσης στις έντονες διακυμάνσεις (ωριαίες ή εποχιακές) της Οριακής Τιμής Συστήματος (Ο.Τ.Σ.), έχουν το δικαίωμα να γίνουν Προμηθευτές του εαυτού τους αγοράζοντας την ηλεκτρική ενέργεια στην Ο.Τ.Σ. απ’ ευθείας από την Χονδρεμπορική Αγορά, δηλαδή χωρίς την διαμεσολάβηση ενδιάμεσου Προμηθευτή.

3.4. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.)

Με στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους, το συντονισμό του συστήματος μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται πλέον από πολλούς παραγωγούς, στους τελικούς καταναλωτές, έχει αναλάβει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.). ο οποίος αποτελεί ανώνυμη εταιρεία ιδιοκτησίας κατά 51% του δημοσίου και κατά 49% των ελληνικών εταιρειών παραγωγής.

Ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, διασφαλίζει τη συντήρηση και μεριμνά για την ανάπτυξη του συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα. Επιπλέον, έχει την ευθύνη της ανάπτυξης των απαιτούμενων διασυνδέσεων του συστήματος μεταφοράς με άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο.

Ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει ένα διπλό ρόλο:

- Φροντίζει για την ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης και για την ασφαλή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.

- Αναλαμβάνει εκκαθαριστικό ρόλο στην ενεργειακή αγορά, υπολογίζοντας τις οφειλές και αποζημιώσεις των εμπλεκομένων.

3.5.  Λειτουργία της Αγοράς

Η λειτουργία της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Ε.) έχει ως εξής:

- Οι παραγωγοί Η.Ε.  και οι εισαγωγείς πωλούν Η.Ε. στο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.

- Ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. με τη σειρά του πωλεί Η.Ε. στους προμηθευτές Η.Ε., ένας από τους οποίους είναι και η Δ.Ε.Η.

- Οι προμηθευτές πωλούν την Η.Ε. στους επιλέγοντες πελάτες ενώ η Δ.Ε.Η με τη διανομή της αναλαμβάνει τους δεσμευμένους, μικρούς καταναλωτές.

- Οι προμηθευτές διαπραγματεύονται διαφόρων μορφών συμβόλαια πώλησης Η.Ε. με τους επιλέγοντες πελάτες.

Οι Εκχέοντες Ηλεκτρική Ενέργεια (Παραγωγοί και Εισαγωγείς) υποβάλλουν στο Διαχειριστή για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας προσφορές υπό την μορφή ζευγών ποσότητας Q σε MW και τιμής p σε €/MWh. Οι προσφορές αυτές κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά σχηματίζοντας την συνολική βαθμιδωτή καμπύλη των προσφορών των εγχέοντων.

Από την άλλη πλευρά οι Απομαστεύοντες Ηλεκτρική Ενέργεια (Προμηθευτές, Εξαγωγείς) αγοράζουν την ενέργεια στην Ο.Τ.Σ. και ανταγωνίζονται μεταξύ τους (στην Λιανεμπορική αγορά) επιδιώκοντας να προσελκύσουν τελικούς καταναλωτές με την προσφορά προς αυτούς ελκυστικών τιμολογίων (Σχ. 2).

Σχήμα 2

Χονδρεμπορική και Λιανεμπορική Αγορά

3.6.  Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός

Ο Η.Ε.Π. αποτελεί το πρώτο στάδιο διεξαγωγής των συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Αναφέρεται στον προγραμματισμό λειτουργίας των μονάδων παραγωγής και των διασυνδέσεων και αρμόδιος για την κατάστρωση του είναι ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Στον Η.Ε.Π. αντιπαραβάλλεται το συνολικά απαιτούμενο ηλεκτρικό φορτίο με τις οικονομικές προσφορές έκχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα

Η συμμετοχή στον Η.Ε.Π. είναι υποχρεωτική για τους παραγωγούς και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να προβούν σε έκχυση της ενέργειας που παράγουν και για τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, προκειμένου να προβούν σε απορρόφηση της ενέργειας  και δεν περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες συμβάσεις για την ηλεκτρική ενέργεια αλλά βασίζεται σε καθημερινές συναλλαγές.

Σκοπός του Η.Ε.Π. είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε Ημέρα Κατανομής. Η ελαχιστοποίηση αυτή γίνεται υπό όρους καλής κι ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και διασφάλισης επαρκών εφεδρειών, μέσω της αντιπαραβολής του συνολικά αιτούμενου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας με τις οικονομικές προσφορές Έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα. Οι διαδικασίες και οι πράξεις του Η.Ε.Π. αναφέρονται σε μία Ημέρα Κατανομής και ολοκληρώνονται εντός της ημέρας που προηγείται αυτής. Ως Ημέρα Κατανομής ορίζεται το χρονικό διάστημα των 24 ωρών που συμπίπτει με μία ημερολογιακή ημέρα.

Ο Η.Ε.Π. συνιστά την πρώτη φάση της Χονδρεμπορικής Αγοράς και στόχος του είναι ο βέλτιστος 24-ωρος προγραμματισμός της λειτουργίας των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, των μονάδων που παράγουν ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές και της ενέργειας που εισάγεται από τα ξένα δίκτυα, ούτως ώστε να καλύπτεται σε ημερήσια βάση

α)   η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές,

β)   η ζήτηση για εξαγωγές ενέργειας από τη χώρα και

γ) να διασφαλίζονται με τον οικονομικότερο τρόπο οι απαραίτητες Επικουρικές Υπηρεσίες.

Ο Η.Ε.Π. περιλαμβάνει τις εξής 3 αγορές: (α) την Αγορά Ενέργειας όπου καλύπτονται οι ποσοτικές ανάγκες των καταναλωτών σε ηλεκτρική ενέργεια για κάθε Ημέρα Κατανομής, (β) την Αγορά εφεδρειών ενέργειας, όπου καλύπτονται οι ανάγκες των καταναλωτών για διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας της τροφοδοσίας τους και χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της τάσης και της συχνότητας του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερές τιμές και εντός ορίων και (γ) το Μηχανισμό αγοράς για τη χωροθέτηση της παραγωγής κοντά στα κέντρα κατανάλωσης:

3.6.1.  Επίλυση Η.Ε.Π.

Η Επίλυση του Η.Ε.Π. αφορά στο προσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας κάθε μονάδας για κάθε ώρα της ημέρας κατανομής, με βάση τις καθημερινές, ώρα προς ώρα, προσφορές των Μονάδων Παραγωγής ώστε να μεγιστοποιείται το Κοινωνικό Πλεόνασμα (το άθροισμα του Πλεονάσματος του Παραγωγού και του Πλεονάσματος του Καταναλωτή) ή πιο απλά, να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει για την ικανοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου, των αναγκών επικουρικών υπηρεσιών και των περιορισμών του Συστήματος Μεταφοράς (Σχ. 3). Το κοινωνικό όφελος βελτιστοποιείται με τη μεγιστοποίηση της αξίας του ζητούμενου φορτίου μετά από αφαίρεση του κόστους παραγωγής και παροχής εφεδρειών υπό την παρουσία περιορισμών.

Σχήμα 3

Συνολικές καμπύλες Προσφοράς – Ζήτησης και Ο.Τ.Σ.

Επιγραμματικά η Επίλυση Η.Ε.Π. προσδιορίζει:

- Την Οριακή Τιμή του Συστήματος για κάθε ώρα της Ημέρας Κατανομής, η οποία αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή βαθμίδας Προσφοράς Έγχυσης που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Η.Ε.Π.

- Το Πρόγραμμα Η.Ε.Π., το οποίο περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Φόρτισης Μονάδων και εξυπηρέτησης των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου.

Η διαδικασία επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού περιλαμβάνει μια σειρά από στάδια, για τη διεκπεραίωση των οποίων ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη του ένα σύνολο στοιχείων και πληροφοριών.

Αρχικά, ο Διαχειριστής καταρτίζει και ανακοινώνει το σχετικό πρόγραμμα κατανομής του φορτίου στις μονάδες του Συστήματος για την Ημέρα Κατανομής που μελετάται. ξεχωριστά σε κάθε Περίοδο Κατανομής της συγκεκριμένης ημέρας. Με βάση το πρόγραμμα αυτό, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες του Συστήματος και τις διαθεσιμότητες των μονάδων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, εκδίδει τις αναγκαίες εντολές, για την παραγωγή ενέργειας και την παροχή των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών από τις μονάδες παραγωγής.

Στη δεύτερη αυτή φάση καταγράφονται, για κάθε μονάδα και για κάθε ωριαία περίοδο κατανομής, οι ποσότητες ενέργειας (MWh) που θα έπρεπε να παράγει κάθε μονάδα σύμφωνα με τις εντολές κατανομής, οι ποσότητες ενέργειας (MWh) που όντως παράγει κάθε μονάδα όπως καταγράφονται στους αντίστοιχους μετρητές ενέργειας, και οι ποσότητες επικουρικών υπηρεσιών (MW) που παρέχονται από κάθε μονάδα όπως καταγράφονται από το Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή Συστήματος. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς υποβάλουν Προσφορές Έγχυσης οι οποίες αναφέρονται στην ποσότητα ενέργειας που προβλέπει ότι θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο Σύστημα κάθε ένας από τους παραπάνω συντελεστές κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής που μελετάται. Οι Προσφορές εκφράζονται σε δέκα το πολύ βαθμίδες από ζεύγη ποσότητας ενέργειας και τιμής. Οι Προσφορές που υποβάλλονται για Μονάδες που παράγουν ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές και για τις υποχρεωτικές λειτουργίες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών είναι μη τιμολογούμενες. Για την ορθή λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας και τη διασφάλιση της ενεργειακής κάλυψης προβλέπεται ώστε οι Προσφορές Έγχυσης να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μονάδα Παραγωγής, ο κάθε Παραγωγός να υποβάλλει Προσφορά για το σύνολο της καθαρής ισχύος της Μονάδας του και η τιμή του κάθε βήματος να είναι μεγαλύτερη από το ελάχιστο μεταβλητό κόστος του.

Η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με βάση την Οριακή Τιμή του Συστήματος, ο υπολογισμός της οποίας αποτελεί και το τελευταίο στάδιο του Η.Ε.Π. Ο Διαχειριστής, προς ενημέρωση των παραγωγών, ανακοινώνει την προβλεπόμενη Ο.Τ.Σ. για κάθε ώρα κατανομής της επόμενης ημέρας, ωστόσο η παραπάνω πρόβλεψη είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει Διαχειριστή και παραγωγούς.

Η τελική φάση της Χονδρεμπορικής Αγοράς περιλαμβάνει την εκ των υστέρων εκκαθάριση των αποκλίσεων της αγοράς, κατά την οποία υπολογίζεται η Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (Ο.Τ.Α.)

3.7.  Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.) - Καθορισμός

Η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ενέργειας του Η.Ε.Π. καλείται Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.), και αποτελεί την ενιαία τιμή στην οποία οι Προμηθευτές αγοράζουν την ενέργεια που αναμένουν ότι θα απορροφήσουν από το Σύστημα οι πελάτες τους και με την οποία, ενιαία τιμή, αμείβονται επίσης οι εγχέοντες στο Σύστημα Παραγωγοί και Εισαγωγείς ανεξάρτητα από την ποσότητα ενέργειας που παρέχουν. Στην ουσία είναι η  τιμή της τελευταίας μονάδας που εντάσσεται στο Σύστημα πριν το «κλείσιμο» της διαδικασίας, και αντιπροσωπεύει την πιο υψηλή προσφορά μονάδας παραγωγής που εντάσσεται στο Σύστημα

Η Ο.Τ.Σ. προκύπτει κατά την αλγοριθμική διαδικασία βελτιστοποίησης του Η.Ε.Π. και καθορίζεται ως εξής: Ο Διαχειριστής του Συστήματος, αθροίζει την ισχύ που μπορεί να παρέχει η κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αρχίζοντας από αυτή με τη χαμηλότερη προσφορά. Σε αυτήν προστίθεται η μονάδα με την αμέσως μεγαλύτερη προσφορά και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο φορτίο. Η παραγωγή που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η υποχρεωτική παραγωγή των Υδροηλεκτρικών Σταθμών εισάγονται πάντα πρώτες στη διάταξη, διότι ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. απαιτεί την υποχρεωτική απορρόφηση αυτής της ενέργειας, ανεξάρτητα από την τιμή στην οποία προσφέρεται.

Πρακτικά η οριακή τιμή είναι η τιμή στην οποία πληρώνουν οι προμηθευτές και πληρώνονται οι παραγωγοί ή διαφορετικά είναι η τιμή εκείνη στην οποία ισορροπεί η αγορά, η τιμή δηλαδή για την οποία η προσφορά ισούται με τη ζήτηση. Με τον τρόπο αυτό δίνεται κίνητρο στους παραγωγούς να καταθέτουν προσφορές όσο το δυνατόν πιο κοντά στο οριακό τους κόστος, επιδιώκοντας έτσι την αύξηση της πιθανότητας ένταξής τους στο σύστημα. Κατά συνέπεια, οι παραγωγοί που προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε κόστος μικρότερο της Ο.Τ.Σ. ωφελούνται αφού καρπώνονται την οικονομική διαφορά μεταξύ της Ο.Τ.Σ. και του οριακού κόστους των μονάδων. Αντίθετα, οι παραγωγοί που προσφέρουν σε οριακό κόστος μεγαλύτερο της Ο.Τ.Σ. μένουν εκτός αγοράς και δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι ορισμένες ποσότητες εγχεόμενης ενέργειας προσφέρονται σε μηδενική τιμή ούτως ώστε να είναι βέβαιη η παραγωγή και έγχυσή τους στο Σύστημα. Αυτές οι προσφορές λέγονται Μη Τιμολογούμενες Προσφορές (Μ.Τ.Π.) και συνήθως είναι ποσότητες ενέργειας από Α.Π.Ε., Υποχρεωτική Παραγωγή Υδροηλεκτρικών, Τεχνικά Ελάχιστα Θερμικών Μονάδων και Εισαγωγές. Επίσης στην αγορά μπορεί να τεθεί κάποιο ανώτατο όριο σχετικά με την Οριακή Τιμή Συστήματος (Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας). Αν δεν υπάρχει κάποιο θεσμοθετημένο όριο, το σημείο στο οποίο η ζήτηση γίνεται οριακά μηδενική, η Οριακή Τιμή Συστήματος έχει πλέον λάβει τη μέγιστη δυνατή τιμή της.

Βασική αρχή μίας απελευθερωμένης αγοράς είναι η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς να είναι συμβατή με το πραγματικό κόστος του παραγωγού. Συνεπώς όσο θα προχωρεί η απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς, τόσο η Ο.Τ.Σ. θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το πλήρες κόστος παραγωγής (Long Run Marginal Cost).. Σε αυτό επίσης θα πρέπει να προστεθεί, από το 2013 και μετά, και το κόστος CO2, που θα περνάει στην Ο.Τ.Σ. Είναι προφανές ότι στο μέλλον αναμένεται σημαντική αύξηση της τιμής της χονδρεμπορικής αγοράς (δηλαδή της Ο.Τ.Σ.) σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, προκειμένου να προσεγγίζει το πλήρες κόστος του παραγωγού.

4

Διάρθρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

4.1. Γενικά

Το σημαντικότερο συστατικό ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι μονάδες παραγωγής. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη λιγνίτης, άνθρακας, μαζούτ, φυσικό αέριο, αλλά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι το νερό (υδροηλεκτρικοί  σταθμοί), η ηλιακή ακτινοβολία (φωτοβολταϊκοί σταθμοί), η ταχύτητα του ανέμου (αιολικά πάρκα), η γεωθερμία, η βιομάζα.

4.2.  Διάρθρωση Ηλεκτροπαραγωγής

Μέχρι πριν λίγα χρόνια όλοι οι σταθμοί παραγωγής που συνδέονταν στο εθνικό διασυνδεδεμένο δίκτυο ήταν ιδιοκτησία της Δ.Ε.Η. Μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο τομέα της παραγωγής δραστηριοποιούνται και ιδιωτικές εταιρίες, οι σταθμοί των οποίων συνδέονται στο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Στόχος είναι το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), δηλαδή τον ήλιο, τον αέρα και το νερό, να υπερδιπλασιασθεί την επόμενη δεκαετία, δηλαδή να φθάσει στο 40% της συνολικής εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, για την «πράσινη» ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σημειώνεται ότι, μετά το 2012, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ η ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα θα επιβαρύνεται με το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών που εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται στο ύψος των 20 ευρώ/ MWh, για το ελληνικό σύστημα. Η επίτευξη των στόχων μέσω της αυξημένης διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 1,3 δισ. ευρώ τη δεκαετία 2010- 2020 από τη μείωση των αγορών δικαιωμάτων εκπομπών.

Το 2010 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 46.659.646 MWh. Οι λιγνιτικοί σταθμοί που αποτελούν τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της χώρας παρήγαγαν 27.439.614 MWh (ή το 59% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας), οι μονάδες Φυσικού αερίου 10.365.063 MWh (ή 22% της ηλεκτροπαραγωγής) και οι πετρελαϊκοί 113.272 MWh. Η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανήλθε σε 8.741.697 MWh (ή 19% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας) εκ των οποίων οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παρήγαγαν 6.702.589 MWh (ή 14,4% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας) και οι άλλες Α.Π.Ε. και λοιπές πηγές (Φωτοβολταικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις Βιοαερίου, Βιομάζας) 2.039.108  MWh (ή 4,4% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας).

Επιπλέον το 2010 έγιναν 8.517.364 MWh εισαγωγές και 2.811.233 MWh εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από και προς τα γειτονικά κράτη αντίστοιχα.

Η κυβέρνηση έχει καταθέσει στην ΕΕ συγκεκριμένο «επενδυτικό χάρτη» για την επίτευξη των στόχων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ως το 2020, που προβλέπει ότι:

- Η ισχύς των αιολικών πάρκων θα φθάσει το 2020 στα 7.500 MW , από 1.327 που είναι φέτος.

- Τα φωτοβολταϊκά, από 184 διαμορφώνονται σε 2.200 MW.

- Τα υδροηλεκτρικά από 3.237 σε 4.531 MW.

- Η γεωθερμία και τα θερμικά ηλιακά συστήματα, από αμελητέα συμμετοχή σήμερα θα φθάσουν στα 120 και 250 MW αντίστοιχα.

Βασικός μοχλός για την επίτευξη του συνολικού στόχου είναι ο αναπροσανατολισμός του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής προς τις Ανανεώσιμες Πηγές με επενδύσεις σε αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά κ.λπ. οι οποίες σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΥΠ.Ε.ΚΑ. θα φτάσουν έως το 2020 στα 16 δισ. ευρώ, σε σύνολο επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα, που εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 22 δισ. ευρώ. Την προσεχή πενταετία, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, οι επενδύσεις σε Α.Π.Ε. θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσουν περισσότερες από 31.000 νέες θέσεις εργασίας.

4.3.  Εγκατεστημένη Ισχύς του συστήματος

Σημαντικές επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία πενταετία και έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια. Συνολικά οι προγραμματισμένες επενδύσεις μετά το 2010 είναι 5.184 MW και οι προγραμματισμένες αποξηλώσεις την ίδια περίοδο 5.108 ΜW.

Το 2010 σύμφωνα με στοιχεία του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. η εγκατεστημένη ισχύς σε ηλεκτρική ενέργεια ανήλθε σε 8.512 MW και η εμφανιζόμενη αιχμή 9.902 MW.  Αναλυτικά η ισχύς των αιολικών πάρκων ανήλθε σε 1.327 MW (ή 16% της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος), η ισχύς των φωτοβολταικών σε 184 MW (ή 2% της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος), η ισχύς των υδροηλεκτρικών σε 3.237 MW (ή 38% της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος) ενώ υπήρξε αμελητέα συμμετοχή των μονάδων από γεωθερμία και θερμικά ηλιακά συστήματα με το 2010.

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν και έχουν ενταχθεί  στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς (Ε.Δ.Σ.Μ.).

Πίνακας  1

Μητρώο εν ενεργεία επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

| A/A | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW) | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΕΙΔΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELPEDISON_ΘΙΣΒΗ | 410 | ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 2 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 389,38 | ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 3 | PROTERGIA_CC | 432,7 | PROTERGIA A.E. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 4 | ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 | 151 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 5 | ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 | 188 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 6 | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ II | 274 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 7 | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ III | 283 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 8 | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ IV | 283 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 9 | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ V | 342 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 10 | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι | 274 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 11 | ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 | 144 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 12 | ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 | 144 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 13 | ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ I | 273 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 14 | ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ II | 273 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 15 | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ I | 275 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 16 | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ II | 275 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 17 | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ III | 280 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 18 | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ IV | 280 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 19 | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ I | 476,3 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 20 | ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ I | 123 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 21 | ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ II | 287 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 22 | ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ III | 173,4 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 23 | ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ IV | 550,2 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 24 | ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ V | 377,66 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 25 | ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ I | 30 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 26 | ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ II | 8 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 27 | ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ I | 113 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 28 | ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ II | 113 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 29 | ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ III | 255 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 30 | ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ IV | 256 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 31 | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ I | 289 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 32 | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ II | 116 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 33 | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ III | 116 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 34 | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ IV | 274 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 35 | ΥΗΣ ΑΓΡΑ | 50 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 36 | ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 108 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 37 | ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ | 19 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 38 | ΥΗΣ ΘΥΣΑΥΡΟΥ | 384 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 39 | ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 320 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 40 | ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ | 437,2 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 41 | ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ | 70 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 42 | ΥΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 129,9 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 43 | ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ | 210 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 44 | ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ | 116 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |
| 45 | ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ | 375 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ |

Οι πίνακες 2 και 3 παρουσιάζουν τις προγραμματισμένες εντάξεις και αποσύρσεις και μονάδων ηλεκτροπαραγωγής αντίστοιχα στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς (Ε.Δ.Σ.Μ.).

Πίνακας  2

Εντάξεις Μονάδων στο Ε.Δ.Σ.Μ.

| ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | Αποδιδόμενη Ισχύς MW | Όνομα Μονάδας | Παρατηρήσεις | Τεχνολογία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 425 | Terna (Ήρων ΙΙ) | Ήδη σε commissioning | Σ.Κ.Φ.Α. |
| 2011 | 421 | Elpedison (Θίσβη) | Ήδη σε commissioning |  |
| 2011 | 412 | Endesa II (Άγ. Νικόλαος) | Ολοκληρώνεται η κατασκευή |  |
| 2012 | 417 | Aλιβέρι V | Κατασκευάζεται |  |
| 2012 | 437 | Μότορ Όιλ - Μυτιληναίος (Άγ. Θεόδωροι) | Κατασκευάζεται |  |
| 2013 | 800 | Μεγαλόπολη V | Εξαρτάται από την πρόοδο του ΚΥΤ Μεγαλόπολης |  |
| 2017 | 600 | Πτολεμαΐδα V | Εγκρίθηκε από το ΔΣ ΔΕΗ | Λιγνιτική |
| 2018 | 450 | Μελίτη ΙΙ | Σε συνάρτηση με τα ορυχεία της Βεύης |  |
| 2012 | 153 | Ιλαρίωνας |  | ΥΗΣ |
| 2012 | 29 | Μετσοβίτικο |  |  |
| 2013 | 160 | Μεσοχώρα |  |  |
| 2019 | 880 | Καστράκι 2 | Αντλητικό Υ/Η (στο σενάριο εξοικονόμησης) |  |
| 2025 | 600 | Νέα λιγνιτική (Αγ. Δημήτριος 6) |  | Λιγνιτική |

Πίνακας 3

Αποσύρσεις Μονάδων από το Ε.Δ.Σ.Μ.

| ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | Αποδιδόμενη ισχύς | Μονάδα | Παρατηρήσεις |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Έτος απόσυρσης (η μονάδα δεν θα λειτουργεί το έτος αυτό και μετά) | MW |  |  |  |
| 2011 | 64 | Πτολεμαΐδα 1 |  | Λιγνιτικές |
| 2011 | 113 | Μεγαλόπολη 1 |  |  |
| 2011 | 113 | Μεγαλόπολη 2 |  |  |
| 2012 | 117 | Πτολεμαΐδα 2 |  |  |
| 2012 | 33 | Λιπτόλ |  |  |
| 2013 | 144 | Αλιβέρι 3 |  | Μαζούτ |
| 2013 | 145 | Αλιβέρι 4 |  |  |
| 2014 | 145 | Λαύριο Ι |  |  |
| 2014 | 285 | Λαύριο 2 |  |  |
| 2014 | 173 | Λαύριο 3 |  | Φ.Α |
| 2014 | 117 | Πτολεμαΐδα 3 |  | Λιγνιτική |
| 2015 | 153 | Αγ.Γεωρ.8 |  | Φ.Α |
| 2015 | 185 | Αγ.Γεωρ.9 |  |  |
| 2015 | 276 | Πτολεμαΐδα 4 |  | Λιγνιτικές |
| 2019 | 275 | Καρδιά 1 | Πρόβλημα με εκπομπές θείου |  |
| 2019 | 275 | Καρδιά 2 | Πρόβλημα με εκπομπές θείου |  |
| 2019 | 300 | Καρδιά 3 | Πρόβλημα με εκπομπές θείου |  |
| 2019 | 275 | Καρδιά 4 | Πρόβλημα με εκπομπές θείου |  |
| 2019 | 273 | Αμύνταιο 1 | Πρόβλημα με εκπομπές θείου |  |
| 2019 | 273 | Αμύνταιο 2 | Πρόβλημα με εκπομπές θείου |  |
| 2022 | 274 | Αγ. Δημητριος 1 | Πρόβλημα με εκπομπές θείου |  |
| 2022 | 274 | Αγ. Δημητριος 2 | Πρόβλημα με εκπομπές θείου |  |
| 2022 | 283 | Αγ. Δημητριος 3 | Πρόβλημα με εκπομπές θείου |  |
| 2022 | 283 | Αγ. Δημητριος 4 |  |  |
| 2024 | 260 | Μεγαλόπολη 4 |  |  |
| 2024 | 270 | Μεγαλόπολη 3 |  |  |

4.4.  Επενδύσεις σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες

Η έλλειψη ιδιαίτερης πρόβλεψης για αμοιβή της διαθέσιμης ισχύος τόσο στον αρχικό νόμο 2773/99 όσο και στους Αρχικούς Κώδικες Διαχείρισης και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας οδήγησε σε μια μακρόχρονη επενδυτική απραξία παρά την παρατηρηθείσα πληθώρα αιτήσεων και χορηγήσεων αδειών παραγωγής για τη κατασκευή νέων μονάδων. Με το νόμο 3175/2003 έγινε μια πρώτη απόπειρα θεραπείας του προβλήματος αυτού. Ο ενεργειακός σχεδιασμός προβλέπει, επενδύσεις σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σταδιακή απόσυρση των παλιών ρυπογόνων μονάδων (λιγνίτη και μαζούτ) της ΔΕΗ.

Ο μεγαλύτερος όγκος των επενδύσεων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου για συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών κατά 20% στο ενεργειακό ισοζύγιο, είναι στον τομέα της αιολικής ενέργειας, όπου οι τιμές πώλησης της ενέργειας είναι μεν χαμηλότερες από τις τιμές της ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταικά όμως η ενεργειακή απόδοση των γεννητριών στη διάρκεια του χρόνου υψηλότερη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για να συμβεί αυτό τα επόμενα χρόνια (από το 2011 ως το 2019) θα πρέπει να εγκαθίστανται τουλάχιστον 600 MW αιολικών πάρκων τον χρόνο έναντι 1.000 περίπου MW, που είναι η συνολική ισχύς των αιολικών, τα οποία έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ως σήμερα. Στο απαισιόδοξο σενάριο του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής για μόνο 8.000 ΜW κάθε μορφής Α.Π.Ε. έως το 2020, το συνολικό ενεργειακό πακέτο διαμορφώνεται στα 25 δισ. ευρώ. Στο αισιόδοξο σενάριο των παραγόντων της πράσινης αγοράς, για 9.000-10.000 ΜW αιολικών και άλλων τόσων μεγαβάτ υπόλοιπων μορφών Α.Π.Ε. έως το 2020, το συνολικό πακέτο θα προσεγγίσει τα 40 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται περαιτέρω, εφόσον συμπεριλάβουμε το κόστος - ύψους άνω των 2 δισ. Ευρώ - που αναλογεί στην Ελλάδα για τα μεγάλα έργα υποδομής φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Πρωταγωνιστής στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής θα παραμείνει η ΔΕΗ, η οποία προχωρεί στην κατασκευή του δεύτερου μεγαλύτερου αιολικού πάρκου στην Ευρώπη, στην περιοχή της Μεγαλόπολης, με πρόγραμμα επενδύσεων άνω των 12 δισ. Ευρώ. Περαιτέρω, κεφάλαια ύψους 25 δισ. ευρώ, τα οποία μπορεί και να υπερβούν κατά πολύ το ποσό αυτό στο τέλος της επόμενης δεκαετίας, θα διατεθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ και του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) για τις νέες θερμικές μονάδες των ιδιωτών, αλλά και για τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ-Ανανεώσιμες, προβλέπονται επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2014 και δεκαπλασιασμός της ισχύος των μονάδων παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές σε 1.200 MW έναντι 123 σήμερα. Στόχος είναι το 2015, το 10% του συνόλου της παραγωγής της ΔΕΗ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και το 2020 το ποσοστό αυτό να φθάνει το 30%.

4.5. Εισαγωγές

Πολύ σημαντική είναι και η διάσταση ενοποίησης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (επόμενης ημέρας και εξισορρόπησης), πέραν από την ενίσχυση των διασυνδέσεων. Αυτό περιλαμβάνει και την καθιέρωση διασυνοριακών ενδοηµερήσιων αγορών. Εκτιμάται ότι η μετάβαση σε αυτή τη μορφή αγοράς από την προ-ημερησία, θα επιφέρει μείωση του κόστους συστήματος κατά 0,2% έως 1%.  Σε αυτό το πλαίσιο, η μετάβαση σε έμμεσες δημοπρασίες (implicit auctions) στην κατανομή των διασυνοριακών διασυνδέσεων επίσης αναμένεται να έχει ευνοϊκή επίδραση. Επιπλέον, η ενοποίηση των αγορών απαιτεί την εναρμόνιση των χρόνων κλεισίματος προσφορών και των υπόλοιπων κανόνων λειτουργίας. Τέλος, στην ομαλότερη λειτουργία του συστήματος θα συνεισφέρει και η διασυνοριακή συνεργασία όσον αφορά στις προβλέψεις της αιολικής παραγωγής.

Το 2010 έγιναν 8.517.364 MWh εισαγωγές και 2.811.233 MWh εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από και προς τις γειτονικές χώρες. Στο Πίνακα 4 αναφέρονται οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήχθησαν και εξάχθησαν αντίστοιχα κατά χώρα.

Πίνακας  4

Εισαγωγές και Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας το 2010

| Εισαγωγές από | Παραγωγή σε MWh |
| --- | --- |
| Τουρκία | 736.414 |
| Αλβανία | 404.317 |
| ΠΓΔΜ | 3.856.130 |
| Βουλγαρία | 3.453.372 |
| Ιταλία | 86.951 |

| Εξαγωγές προς | Σε MWh |
| --- | --- |
| Τουρκία | 2.811.233 |
| Αλβανία | 38 |
| ΠΓΔΜ | 490.706 |
| Βουλγαρία | 8.068 |
| Ιταλία | 2.312.406 |

5

Μελέτη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μέχρι το 2020 – Μοντέλο PRIMES

5.1.  Γενικά

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πορεία και η διάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μέχρι το 2020, πάντα με γνώμονα τις επιταγές που ορίζει η δέσμευση της χώρας για τη μείωση των αέριων ρύπων. Τα διαγράμματα προέκυψαν ύστερα από επεξεργασία των στοιχείων με βάση το μοντέλο PRIMES. Επίσης παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που θα έχουν στη ελληνική οικονομία οι αλλαγές στην αναδιαμόρφωση του ενεργειακού μείγματος και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων του 20-20-20.

5.2.  Μοντέλο PRIMES

Το μοντέλο PRIMES χρησιμοποιείται από την ΕΕ για την μελέτη των ενεργειακών και οικονομικών αναδιαρθρώσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής γιατί προσομοιώνει, με μεγάλη λεπτομέρεια, το ενεργειακό σύστημα τόσο στους τομείς της κατανάλωσης όσο και της παραγωγής ενέργειας.

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η εκδοχή του ηλεκτρικού υπό-μοντέλου του PRIMES το οποίο επιλύει πρόβλημα διαχρονικής ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής υπό συνθήκες ελάχιστου μακροχρονίου κόστους και υπό ροή φορτίου περιορισμένη από τα χαρακτηριστικά των διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών. Για την κατάστρωση του προβλήματος, θεωρούνται ως δεδομένες οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν κατά το έτος βάσης, καθώς και οι υποψήφιες προς επένδυση μονάδες καθ’ όλο το χρονικό ορίζοντα της μελέτης. Θεωρείται επίσης ως δεδομένη η ζήτηση ηλεκτρισμού ως ποσότητα και ως διακύμανση φορτίου σε τυπικές ώρες του έτους, καθώς και οι καμπύλες προσφοράς ποσοτήτων και τιμών των διαφόρων ενεργειακών καυσίμων και ενεργειακών πόρων. Σημειώνεται ότι τίθενται συγκεκριμένοι περιορισμοί για την επίλυση του προβλήματος.

Το μοντέλο στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους η οποία προκύπτει από το άθροισμα του σταθερού κόστους λειτουργίας των μονάδων, του μεταβλητού κόστους, του κόστους φορολόγησης καθώς και του κόστους χρησιμοποίησης των γραμμών μεταφοράς. Η αντικειμενική συνάρτηση ή συνάρτηση κόστους συνοψίζεται στον παρακάτω περιγραφικό τύπο:

5.3. Σενάριο αναφοράς – Υποθέσεις

Το σενάριο αναφοράς συνίσταται στην επιλογή τέτοιων υποθέσεων που αντανακλούν την πιο πιθανή εξέλιξη του συστήματος αν δεν εφαρμοστούν νέες πολιτικές και δεν συμβούν μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν την εξέλιξη της οικονομικής ανάπτυξης και συνεπώς την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς είναι μεγέθη άμεσα αλληλοεξαρτώμενα, τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των ενεργειακών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή, την προοπτική και την πολιτική ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις δυνατότητες ανάπτυξης του εμπορίου ηλεκτρισμού, την πολιτική ανάπτυξης του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος, την τεχνική πρόοδο των νέων τεχνολογιών, και άλλους παράγοντες.

Ακολουθεί σύντομη παράθεση των σημαντικότερων από τις παραπάνω υποθέσεις στο σενάριο αναφοράς.

5.3.1. Σενάριο Αναφοράς

- Η ζήτηση ωφέλιμης ενέργειας προκύπτει από τα μακρο-οικονομικά στοιχεία της παραγράφου 5.3.2.1.

- Οι εντάξεις και αποσύρσεις των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Διασυνδεδεμένο σύστημα είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παράγραφο 5.3.2.2.

- Οι διεθνείς τιμές καυσίμων είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παράγραφο 5.3.2.3.

- Εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας και επιτυγχάνεται η αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας.

- Εφαρμόζονται τα μέτρα με στόχο την επίτευξη των στόχων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σύμφωνα με το σενάριο αναφοράς και με βάση τον «επενδυτικό χάρτη»  για την επίτευξη των στόχων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής που η Ελληνική Κυβέρνηση έχει καταθέσει στην ΕΕ, αναμένεται ότι η ισχύς των αιολικών πάρκων θα φθάσει το 2020 στα 7.500 MW, από 1.327 MW το 2010, τα φωτοβολταϊκά σε 2.200 MW από 184 MW, τα υδροηλεκτρικά σε 4.531 MW από 3.237 MW και η γεωθερμία και τα θερμικά ηλιακά συστήματα στα 120 MW και 250 MW αντίστοιχα από αμελητέα συμμετοχή το 2010. Το σύνολο των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 40 δισ. ευρώ.

5.3.2. Υποθέσεις σεναρίου αναφοράς

Η ανάπτυξη της οικονομίας τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε υψηλούς ρυθμούς αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι όμως αναμένεται σταδιακά να μειωθούν. Τα άμεσα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα του εγχώριου λιγνίτη αναμένεται να είναι επαρκή, ώστε το καύσιμο να διατηρήσει τον κυρίαρχο ρόλο του κατά την περίοδο μελέτης. Καθώς η διαθέσιμη ποσότητα φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί, προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή του στην ηλεκτροπαραγωγή. Οι υψηλές εκπομπές αέριων ρύπων που παρουσιάζει η χώρα θα επηρεάσουν την ηλεκτροπαραγωγή, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για παραγωγή ενέργειας από πιο καθαρές μορφές. Από τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σημαντικές προοπτικές υπάρχουν για επενδύσεις σε ανεμογεννήτριες και σταθμούς βιομάζας καθώς και σε φωτοβολταϊκές μονάδες. Για την ικανοποίηση της διαρκώς αυξανόμενης αιχμής τη θερινή περίοδο, η χώρα θα συνεχίσει να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές για την παραγωγή αιολικής ενέργειας.

5.3.2.1. Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι το 2020

Πίνακας  5

Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι το 2020

| Έτος | Ζήτηση Ηλ/κής Ενέργειας (GWh) | Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (%) | Αιχμή Φορτίου (GW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 44.974 | - | 9.420 |
| 2005 | 53.071 | 18 | 11.151 |
| 2010 | 52.575 | -0.9 | 11.225 |
| 2015 | 55.361 | 5.3 | 11.937 |
| 2020 | 65.178 | 17.73 | 14.382 |

Σημείωση : Οι ρυθμοί μεταβολής αναφέρονται στην πενταετία που προηγείται στον πίνακα

5.3.2.2.   Προγραμματισμένες Εντάξεις Μονάδων στο ΕΔΣΜ μέχρι 2020

Πίνακας  6

Προγραμματισμένες Εντάξεις Μονάδων στο ΕΔΣΜ μέχρι 2020

| ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | Αποδιδόμενη Ισχύς MW | Όνομα Μονάδας | Παρατηρήσεις | Τεχνολογία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 425 | Terna (Ήρων ΙΙ) | Ήδη σε commissioning | ΣΚΦΑ |
| 2011 | 412 | Endesa II (Άγ. Νικόλαος) | Ολοκληρώνεται η κατασκευή | ΣΚΦΑ |
| 2011 | 421 | Elpedison (Θίσβη) | Ήδη σε commissioning | ΣΚΦΑ |
| 2012 | 29 | Μετσοβίτικο |  | ΥΗΣ |
| 2012 | 153 | Ιλαρίωνας |  | ΥΗΣ |
| 2012 | 417 | Aλιβέρι V | Κατασκευάζεται | ΣΚΦΑ |
| 2012 | 437 | Μότορ Όιλ - Μυτιληναίος (Άγ. Θεόδωροι) | Κατασκευάζεται | ΣΚΦΑ |
| 2013 | 160 | Μεσοχώρα |  | ΥΗΣ |
| 2013 | 800 | Μεγαλόπολη V | Εξαρτάται από την πρόοδο του ΚΥΤ Μεγαλόπολης | ΣΚΦΑ |
| 2017 | 600 | Πτολεμαΐδα V | Εγκρίθηκε από το ΔΣ ΔΕΗ | Λιγνιτική |
| 2018 | 450 | Μελίτη ΙΙ | Σε συνάρτηση με τα ορυχεία της Βεύης | Λιγνιτική |
| 2019 | 880 | Καστράκι 2 | Αντλητικό Υ/Η (στο σενάριο εξοικονόμησης) | ΥΗΣ |

Πίνακας  7

Προγραμματισμένες Αποσύρσεις Μονάδων στο ΕΔΣΜ μέχρι 2020

| ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος απόσυρσης (η μονάδα δεν θα λειτουργεί το έτος αυτό και μετά) | Αποδιδόμενη Ισχύς MW | Μονάδα | Τεχνολογία |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 64 | Πτολεμαΐδα 1 | Λιγνιτική |
| 2011 | 113 | Μεγαλόπολη 1 | Λιγνιτική |
| 2011 | 113 | Μεγαλόπολη 2 | Λιγνιτική |
| 2012 | 33 | Λιπτόλ | Λιγνιτική |
| 2012 | 117 | Πτολεμαΐδα 2 | Λιγνιτική |
| 2013 | 144 | Αλιβέρι 3 | Μαζούτ |
| 2013 | 145 | Αλιβέρι 4 | Μαζούτ |
| 2014 | 117 | Πτολεμαΐδα 3 | Λιγνιτική |
| 2014 | 145 | Λαύριο Ι | Μαζούτ |
| 2014 | 173 | Λαύριο 3 | Φ.Α |
| 2014 | 285 | Λαύριο 2 | Μαζούτ |
| 2015 | 153 | Αγ.Γεωρ.8 | Φ.Α |
| 2015 | 185 | Αγ.Γεωρ.9 | Φ.Α |
| 2015 | 276 | Πτολεμαΐδα 4 | Λιγνιτικές |
| 2019 | 273 | Αμύνταιο 1 | Λιγνιτικές |
| 2019 | 273 | Αμύνταιο 2 | Λιγνιτικές |
| 2019 | 275 | Καρδιά 1 | Λιγνιτικές |
| 2019 | 275 | Καρδιά 2 | Λιγνιτικές |
| 2019 | 275 | Καρδιά 4 | Λιγνιτικές |
| 2019 | 300 | Καρδιά 3 | Λιγνιτικές |

5.3.2.3.   Διεθνείς Τιμές Καυσίμων

Πίνακας  8

Διεθνείς τιμές καυσίμων

|  |  | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Άνθρακας | $/ton | 105.82 | 91.05 | 104.16 |
| Φυσικό Αέριο | $/GJ | 9.84 | 9.91 | 11.47 |
| Αργό Πετρέλαιο | $/bbl | 91.94 | 86.68 | 100.00 |

4.3.2.4. Κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο σύστημα ETS λαμβάνει τιμές από 11€/ton έως 20€/ton κατά τη εξεταζόμενη περίοδο.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το σενάριο αυτό.

5.4.  Εφαρμογή του μοντέλου PRIMES – Αποτελέσματα του σεναρίου αναφοράς

Τα αποτελέσματα εφαρμογής του μοντέλου περιλαμβάνουν τις επενδύσεις σε ηλεκτροπαραγωγή, την εγκατεστημένη ισχύ και την ζήτηση στην κατανάλωση καυσίμων και ενεργειακών μορφών. Τα αποτελέσματα αυτά παρέχονται κατά πενταετία από το 2010 μέχρι και το 2020.

5.4.1.  Ζήτηση Φορτίου

Στα παρακάτω διαγράμματα 1 και 2 παρουσιάζεται η τάση της ζήτησης ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας σε απόλυτα μεγέθη και σε %. ποσοστό

Διάγραμμα 1

Καμπύλη ζήτησης Ενεργειακού Φορτίου από  2010 έως 2020

Παρατηρούμε ότι:

- Η τάση της ζήτησης ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας είναι αυξητική. Το μέγιστο φορτίο ακολουθεί κι αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, μια  αντίστοιχη αυξητική τάση.

- Η εισαγωγή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά θα  ενισχύσει την ικανότητα του συστήματος να ανταποκριθεί στα νέα επίπεδα φορτίου που παρουσιάζονται.

Διάγραμμα 2

Ποσοστιαία ζήτηση Ενεργειακού Φορτίου

ανά πενταετία 2010 έως 2020

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, το ποσοστό αύξησης κατά την πενταετία 2015 έως 2020 είναι υπερδιπλάσιο της περιόδου 2010 έως 2015.

5.4.2.  Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας

Στα παρακάτω διαγράμματα 3 και 4 παρουσιάζεται η Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2010 έως το 2020 ανά τύπο καυσίμου σε απόλυτα μεγέθη και σε ποσοστό %.

Διάγραμμα 3

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2010 έως το 2020 ανά τύπο καυσίμου στο σενάριο αναφοράς

Διάγραμμα 4

Ποσοστιαία Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2010 έως το 2020   ανά τύπο καυσίμου στο σενάριο αναφοράς

Γίνεται άμεσα αντιληπτή, από την παρατήρηση των ανωτέρω διαγραμμάτων, η  μεγάλη εισχώρηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ειδικότερα παρατηρείται ότι:

- Μέσα στην πρώτη πενταετία το ποσοστό των ανανεώσιμων από 6% φτάνει το 21% και μέχρι το 2020 το 32% κι αυτό χωρίς να υπολογίζονται τα μεγάλα υδροηλεκτρικά που παρουσιάζουν μια μικρή πτώση της τάξης του 3% στη συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή.

- Σημαντική είναι και η μείωση που παρατηρείται στην παραγωγή ενέργειας από  λιγνιτικούς σταθμούς. Ενώ στην αρχή της δεκαετίας οι λιγνιτικές μονάδες, οι οποίες το 2010 αποτελούσαν την κυρίαρχη πηγή ενέργειας της χώρας, παρήγαγαν ποσό ενέργειας της τάξης των 23,5 ΤWh, το έτος 2020 εμφανίζεται να παράγουν ποσό ενέργειας της τάξης των 20 ΤWh, παρουσιάζοντας μια θεαματική μείωση κατά 14,8%.

- Σημαντική επίσης μείωση παρατηρείται και στις πετρελαϊκές μονάδες.

- Οι μονάδες φυσικού αερίου καλύπτουν το ποσοστό τους λόγω της σαφώς λιγότερο ρυπογόνου λειτουργίας τους.

- Τέλος, το επίπεδο των εισαγωγών διατηρείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα.

5.4.3. Αναμενόμενες επενδύσεις

Το παρακάτω διάγραμμα 5 απεικονίζει τις επενδύσεις που αναμένεται ότι θα περατωθούν στο διάστημα των επόμενων δέκα ετών, με βήμα πενταετίας και κατά είδος σταθμών.

Διάγραμμα 5

Αναμενόμενες επενδύσεις που θα περατωθούν στο διάστημα των επόμενων δέκα ετών, με βήμα πενταετίας και κατά είδος μονάδων παραγωγής

5.4.4.  Συνολική εγκατεστημένη ισχύς

Οι αλλαγές που επιφέρουν οι μεταβολές των επενδύσεων της προηγούμενης παραγράφου στην εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος παρουσιάζονται στα επόμενα διαγράμματα (Διάγραμμα 6 και 7).  Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο διάγραμμα 7 όπου παρουσιάζεται η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά είδος.

Πίνακας 9

Εγκατεστημένη Ισχύς Ηλεκτροπαραγωγής για το σενάριο αναφοράς

| Εγκατεστημένη Ισχύς Ηλεκτροπαραγωγής (ΜW) | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Λιγνίτης | 4.764 | 3.944 | 3.725 |
| Πετρελαϊκοί | 3.200 | 3.137 | 2.823 |
| Φ. Αέριο | 2.521 | 5.260 | 5.067 |
| Βιομάζα/Βιοαέριο | 86 | 208 | 279 |
| Υ/Η | 2.934 | 3.405 | 3.955 |
| Αιολικά | 1.348 | 3.576 | 6.354 |
| Φ/Β | .206 | 1.154 | 2.239 |
| Γεωθερμία | 0 | 15 | 65 |
| Σύνολο | 15.059 | 20.699 | 24.507 |

Διάγραμμα 6

Εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος στη δεκαετία 2010 έως και 2020 με βήμα 5 ετη  ανά τύπο καυσίμου

Παρατηρείται ότι η αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σε μονάδες φυσικού αερίου είναι θεαματική ιδίως μετά το 2010. Ο ρυθμός των επενδύσεων σε πετρελαϊκές και λιγνιτικές μονάδες ακολουθεί φθίνουσα πορεία και οι νέες επενδύσεις αφορούν την αντικατάσταση παλαιών, παρωχημένων πλέον, σταθμών.

Διάγραμμα 7

Εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βήμα 5 ετη στη δεκαετία 2010 έως και 2020 ανά τύπο μονάδας παραγωγής

Όπως και παραπάνω, παρατηρείται μια πολύ μεγάλη αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ειδικότερα:

- Μεγάλη αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εμφανίζουν οι αιολικές μονάδες με υπερδιπλάσια εγκατεστημένη ισχύ από το 2010 έως το 2015 και με αύξηση 63% το διάστημα από 2015 έως 2020.

- Οι μονάδες φωτοβολταϊκών ακολουθούν με αύξηση της εγκατεστημένης τους ισχύος κατά 5 φορές από το 2010 έως το 2015 και 95% το διάστημα από 2015 έως 2020.

- Επίσης, μεγάλη αύξηση καταγράφουν και οι μονάδες φυσικού αερίου διπλασιάζοντας την εγκατεστημένη τους ισχύ σε μια δεκαετία,

- Οι αποσύρσεις λιγνιτικών και πετρελαϊκών σταθμών οδηγεί σε  πτώση  22% και 12% της εγκατεστημένης ισχύος για τις περιόδους 2010-2015 και 2015-2020 αντίστοιχα.

5.5.  Εκπομπές CO2

Καθώς η συμμετοχή του φυσικού αερίου και των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, οι συνολικές εκπομπές CO2 προβλέπεται να αυξηθούν αργά. Αναλυτικά η εξέλιξη των συνολικών εκπομπών CO2 κατά την περίοδο μελέτης παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα 8 και 9.

Πίνακας 10

Εκπομπές CO2 από τον Ενεργειακό Τομέα στο σενάριο αναφοράς

| Mtons CO2 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lignite Power | 28,20 | 21,67 | 24,11 |
| Refinery Gas | 1,64 | 1,48 | 1,47 |
| Heavy Power | 5,15 | 2,99 | 2,88 |
| Light Power | 1,11 | 0,81 | - |
| Gas Pipe high | 3,59 | 4,89 | 4,92 |
| Gas Ppipemedium | 0,64 | 0,75 | 0,78 |

Διάγραμμα 8

Καμπύλη εκπομπών CO2 στο σενάριο αναφοράς από το 2000 έως το 2020

Η μεγάλη μεταβολή των εκπομπών CO2, ιδίως μετά το 2005, οφείλεται στη σημαντική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο. Έτσι ενώ μέχρι το 2010 η μείωση εκπομπών κυμαίνεται στο 12%, την επόμενη δεκαετία φτάνει σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα της τάξης του 22%.

Διάγραμμα 9

Επίπεδα κόστους ETS στο σενάριο αναφοράς

Η ανάλυση με το μοντέλο PRIMES προβλέπει ότι η αγορά δικαιωμάτων του ETS θα κλείσει το 2020 στα 19 ευρώ ανά τόνο CO2 . Από το 2013 και μετά, περίπου 500 εκατ. ευρώ το χρόνο θα πρέπει να καταβάλλονται για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής της ηλεκτροπαραγωγής, που αντιστοιχεί σε περίπου 9 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να επιβαρυνθούν σημαντικά.

Η επιβάρυνση αυτή του κόστους της θερμικής ηλεκτροπαραγωγής θα περιληφθεί στην Ημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, με αποτέλεσμα η σχετική ανταγωνιστικότητα της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη να μειωθεί έναντι του φυσικού αερίου. Η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής θα αυξήσει τη μέση οριακή τιμή συστήματος, κι έτσι θα μειωθεί (ή και θα γίνει αρνητική) η διαφορά μεταξύ οριακής τιμής συστήματος και τιμής αγοράς της ενέργειας από Α.Π.Ε., γεγονός που προσδίδει επιπλέον κίνητρο στις Α.Π.Ε..

6

Το Πρόβλημα της Ένταξης των Μονάδων

6.1.  Γενικά

Στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς, με εξέχουσα σημασία έχει ο οικονομικός προγραμματισμός της λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός της διαδικασίας αυτής αποτελεί η ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους του συστήματος παραγωγής, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα συγκεκριμένο επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Το πρόβλημα της ένταξης των μονάδων αναφέρεται στον προσδιορισμό των μονάδων που πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία για κάθε ώρα του χρονικού ορίζοντα στον οποίο απευθύνεται ο προγραμματισμός, καθώς και στον προσδιορισμό του φορτίου των εν λόγω μονάδων για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι απαιτήσεις σε φορτίο που υπάρχουν για κάθε ώρα λειτουργίας του συστήματος και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής είναι τα στοιχεία που αξιοποιούνται για να οδηγηθούμε στην επίλυση του προβλήματος. Η εύρεση μιας καλής λύσης σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι ουσιώδης, καθώς επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση επί του συνολικού κόστους παραγωγής.

6.2.  Περιγραφή του Προβλήματος της Ένταξης των Μονάδων

Στην ηλεκτρική ζήτηση, το φορτίο, δεν είναι σταθερό, αλλά μεταβάλλεται με το χρόνο. Καθώς μεταβάλλεται το φορτίο κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου (ή σε χρονικό ορίζοντα εβδομάδας ή μήνα), δεν χρειάζεται να λειτουργούν τόσες μονάδες ώστε να καλύπτουν την μέγιστη ζήτηση γιατί αυτό θα ήταν ασύμφορο οικονομικά. Επομένως η μεταβολή του φορτίου συνοδεύεται από μια μεταβολή του αριθμού των μονάδων που παρέχουν ισχύ στο δίκτυο. Άρα είναι αναγκαίο να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα ένταξης / κράτησης των μονάδων παραγωγής για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού λειτουργικού κόστους.

Η ένταξη μονάδων είναι μια διαδικασία λειτουργικού προγραμματισμού. Η θέση της στην ιεραρχία της διαχείρισης των πηγών παραγωγής ενός ηλεκτρικού συστήματος βρίσκεται ανάμεσα στην οικονομική κατανομή (economic dispatch) και τον προγραμματισμό της παραγωγής (production scheduling). Όσον αφορά το χρονικό της ορίζοντα, καλύπτει αποφάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας του συστήματος ανά ώρα με ένα βάθος χρόνου από μια μέρα μέχρι και μια εβδομάδα.

Η διαδικασία ένταξης των μονάδων καθορίζει τον αριθμό των ωρών κατά τις οποίες οι μονάδες παραγωγής του συστήματος θα είναι σε λειτουργία, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πλάνο που εξασφαλίζει το ελάχιστο κόστος λειτουργίας τους ανά ώρα. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους εκκίνησης και σβέσης των μονάδων, καθώς και το αντίστοιχο κόστος τους. Μερικές φορές περιλαμβάνεται και η πιθανότητα ανταλλαγής ενέργειας με άλλα γειτονικά συστήματα καθώς και η ημερήσια ή εβδομαδιαία αναλογία χρησιμοποίησης πηγών ενέργειας σταθερής παραγωγής. Επιπροσθέτως, η ένταξη των μονάδων μπορεί να διέπεται από περιοριστικούς κανόνες της αγοράς ενέργειας οι οποίοι, για παράδειγμα, θα ενισχύουν για διάφορους λόγους τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένου καυσίμου, παρόλο που αυτή η λύση μπορεί να μην είναι η οικονομικότερη για το σύστημα.

6.2.1. Επίλυση του προβλήματος της ένταξης μονάδων

Όπως γίνεται κατανοητό, η επίλυση του προβλήματος της ένταξης των μονάδων έχει ως αντικειμενικό στόχο την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης που εκφράζει το συνολικό κόστος λειτουργίας του εξεταζόμενου συστήματος μονάδων για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.

Από μαθηματικής άποψης πρόκειται για ένα δύσκολο συνδυαστικό πρόβλημα βελτιστοποίησης μεγάλης κλίμακας το οποίο περιλαμβάνει μεταβλητές και πρέπει να ικανοποιήσει ένα σύνολο απαιτήσεων και περιορισμών φορτίου και συστήματος. Οι περιορισμοί φορτίου και εφεδρείας του συστήματος, καθώς και οι περιορισμοί μέγιστης και ελάχιστης ικανότητας παραγωγής των μονάδων που απαρτίζουν το σύστημα μπορούν εύκολα να ενταχθούν στη διαδικασία επίλυσης λόγω της γραμμικής τους φύσης, ενώ οι περιορισμοί που αναφέρονται στους χρόνους συγχρονισμού και αποσυγχρονισμού των μονάδων δυσχεραίνουν την επίλυση λόγω της μη γραμμικής φύσης τους. Επιπλέον, οι ακέραιες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την κατάσταση των μονάδων (εντός ή εκτός λειτουργίας) αυξάνουν την πολυπλοκότητα του προβλήματος.

Το πρώτο βήμα για την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι η περιγραφή του με ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο καλείται να υπολογίσει την αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας και το κόστος λειτουργίας των μονάδων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους.

6.2.2.  Μέθοδοι για την επίλυση του προβλήματος της ένταξης των μονάδων

Μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί πολλές και διαφορετικού τύπου μέθοδοι για την επίλυση του προβλήματος της ένταξης των μονάδων, αξιοποιώντας αναλυτικές ή μετα-ευριστικές προσεγγίσεις.

Στις αναλυτικές μεθόδους περιλαμβάνονται η εκτεταμένη απαρίθμηση, η λίστα προτεραιότητας, η μέθοδος αποδέσμευσης, ο δυναμικός προγραμματισμός και η Lagrangian Relaxation μέθοδος, προσεγγίσεις οι οποίες αξιοποιούν το μαθηματικό προγραμματισμό. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων, οι οποίες εξετάσθηκαν και υλοποιήθηκαν κυρίως στις πρώτες περιόδους μελέτης του προβλήματος της ένταξης των μονάδων, αποδείχθηκε σχετικά προβληματική για διαφορετικούς λόγους. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο υπολογιστικός χρόνος αυξάνεται σε απαγορευτικά επίπεδα καθώς το μέγεθος του εξεταζόμενου προβλήματος αυξάνεται, ενώ στην περίπτωση της λίστας προτεραιότητας, όπου η λύση παρέχεται σε λογικό χρονικό διάστημα, η ποιότητα των αποτελεσμάτων θεωρείται χαμηλή.

Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε μια πιο εκτεταμένη διερεύνηση μη αναλυτικών μεθόδων, ικανών να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα και τις πολλαπλές απαιτήσεις του προβλήματος, γεγονός που έφερε στο προσκήνιο τους μετά-ευριστικούς αλγορίθμους. Χρησιμοποιώντας μία αρχική λύση του προβλήματος ως σημείο εκκίνησης, οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα του πεδίου λύσεων του προβλήματος και οδηγούν σε λύσεις ανώτερης ποιότητας, αντιμετωπίζοντας με μεγαλύτερη επιτυχία τους πολύπλοκους περιορισμούς του προβλήματος, συγκριτικά με τις αναλυτικές μεθόδους. Παρόλα αυτά, ο χρόνος σύγκλισης προς τη βέλτιστη λύση εξακολουθεί να αποτελεί σημείο προς συζήτηση.

6.3.  Μορφοποιήσεις του ανταγωνισμού στην αγορά

Οι διάφορες περιπτώσεις ατελούς ανταγωνισμού προκύπτουν ανάλογα με την υπόθεση σχετικά με το ποιους παράγοντες θεωρεί μία επιχείρηση ότι παραμένουν σταθεροί ή σχετικά με το πώς αυτοί μεταβάλλονται όταν μία επιχείρηση καλείται να επιλύσει το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους της. Τα μοντέλα αγοράς που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη μελέτη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα ακόλουθα.

6.3.1.  Μοντέλο Cournot

Στην κλασική του εκδοχή, το μοντέλο Cournot προβλέπει ένα σύνολο παικτών οι οποίοι περιορίζουν την απόφασή τους στη επιλογή της ποσότητας αγαθού που θα προσφέρουν στην αγορά.

Σύμφωνα με τη λύση Cournot κάθε επιχείρηση, μη ξέροντας τι θα κάνουν οι άλλες επιχειρήσεις, δέχεται ότι το επίπεδο παραγωγής τους είναι δεδομένο και, επομένως, επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το κέρδος της προσαρμόζοντας τη δική της παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι αποφασίζει και προσφέρει στην αγορά μία συγκεκριμένη σταθερή ποσότητα του αγαθού που παράγει. Η ποσότητα αυτή είναι µη αρνητική αλλά δεν είναι άνω φραγμένη. Η τιμή στην οποία ανταμείβονται είναι μια φθίνουσα συνάρτηση της συνολικής προσφερθείσας ποσότητας.

6.3.2.  Μοντέλο Bertrand

Η λύση Bertrand είναι, ουσιαστικά, η δυική της λύσης Cournot και σύμφωνα με αυτή, η κάθε επιχείρηση θεωρεί δεδομένες τις τιμές προσφοράς των άλλων επιχειρήσεων και αποφασίζει ποια θα είναι η τιμή στην οποία η ίδια θα προσφέρει το αγαθό της στην αγορά.  Η τιμή αυτή είναι µη αρνητική αλλά, όπως και η ποσότητα στο μοντέλο Cournot, δεν είναι άνω φραγμένη. Η ποσότητα που τελικά θα προμηθεύσουν είναι συνάρτηση της τιμής τους και αυτής του ανταγωνισμού.

6.3.3.  Μοντέλο ισορροπίας συναρτήσεων προσφοράς

Στο σημείο αυτό, έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη μοντέλο λειτουργίας της αγοράς υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού, το μοντέλο ισορροπίας συναρτήσεων προσφοράς. Σύμφωνα με αυτό, μία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διαθέσει κάθε επίπεδο από την παραγωγή της σε διαφορετική τιμή. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να επιλέξει τη βέλτιστη στρατηγική της σε μία περιοχή τιμών, επιλέγοντας διαφορετικά σημεία τιμής - ποσότητας για κάθε πιθανό επίπεδο αυτής. Τα διαφορετικά αυτά σημεία, τα οποία επιλέγει η επιχείρηση, συνθέτουν μία συνάρτηση προσφοράς. Η έννοια της ισορροπίας της αγοράς προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιας στρατηγικής μέσω της οποίας κάθε επιχείρηση προσδιορίζει την προσφορά της.

Όταν σε μία αγορά οι επιχειρήσεις δε γνωρίζουν το τελικό επίπεδο ζήτησης, η κάθε μία από αυτές έχει ένα σύνολο από σημεία τα οποία θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος της, ανάλογα με το ποιο ενδεχόμενο θα πραγματοποιηθεί, ακόμη κι όταν γνωρίζει τη στρατηγική που ακολουθούν οι ανταγωνιστικές προς αυτήν επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έως τώρα ανάλυση, μία επιχείρηση μπορεί να επιτύχει υψηλότερα κέρδη αν επιλέξει να προσφέρει στην αγορά μία συνάρτηση, αντί μίας σταθερής ποσότητας ή μίας σταθερής τιμής. Η ισορροπία που τελικά επιτυγχάνεται είναι ανεξάρτητη από την κατανομή των διαφόρων ενδεχομένων, δηλαδή, είναι ανεξάρτητη από την πιθανότητα εμφάνισης που παρουσιάζει κάθε ένα από αυτά. Πρόκειται ουσιαστικά για τη διαδοχική επίλυση του προβλήματος της επιχείρησης θεωρώντας κάθε φορά ως δεδομένη την τελική υπολειπόμενη ζήτηση.

6.4.  Ισορροπία Αγοράς

Έστω μία αγορά για ένα αγαθό, για το οποίο εκδηλώνεται ζήτηση από καταναλωτές, η οποία εκφράζεται μέσω των συναρτήσεων ζήτησης του καθενός, και συγχρόνως εκδηλώνεται προσφορά του αγαθού από παραγωγούς, η οποία εκφράζεται μέσω των συναρτήσεων προσφοράς. Η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη ποσότητα σε μία δεδομένη τιμή (τιμή ισορροπίας).

Αν ταξινομήσουμε τα ζεύγη τιμών και ποσότητας των καταναλωτών σε φθίνουσα σειρά τιμών (καμπύλη αθροιστικής ζήτησης) και τα ζεύγη τιμών και ποσότητας των παραγωγών σε αύξουσα σειρά τιμών (καμπύλη αθροιστικής καμπύλης προσφοράς), στο σημείο τομής των δύο αθροιστικών καμπύλων προσδιορίζεται η τιμή ισορροπίας. Οι καταναλωτές των οποίων οι τιμές βρίσκονται πάνω από την τιμή ισορροπίας εξυπηρετούνται καταναλώνοντας την δηλωθείσα ποσότητα και πληρώνοντας στην τιμή ισορροπίας. Οι καταναλωτές των οποίων οι τιμές βρίσκονται κάτω από την τιμή ισορροπίας δεν εξυπηρετούνται και δεν καταναλώνουν. Οι παραγωγοί των οποίων οι τιμές βρίσκονται κάτω από την τιμή ισορροπίας παράγουν τη δηλωθείσα ποσότητα και εισπράττουν στην τιμή ισορροπίας, ενώ οι παραγωγοί των οποίων οι τιμές βρίσκονται πάνω από την τιμή ισορροπίας δεν παράγουν. Έτσι στην τιμή ισορροπίας εξυπηρετείται ο τελευταίος (οριακός), ως προς την τιμή της δήλωσής του, καταναλωτής και παράγει ο τελευταίος (οριακός), ως προς την τιμή του, παραγωγός.

Στο Σχήμα 4 απεικονίζεται η αθροιστική καμπύλη προσφοράς και η αθροιστική καμπύλη ζήτησης και σημειώνεται το σημείο ισορροπίας της αγοράς και τα μεγέθη που αναφέρθηκαν νωρίτερα.

Σχήμα  4

Λειτουργία Αγοράς

Όμως πολλές είναι οι περιπτώσεις αγαθών, των οποίων η αγορά λειτουργεί υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των συγκεκριμένων αγαθών είναι σχετικά λίγες (ο αριθμός τους είναι συγκεκριμένος), οι καταναλωτές πολλοί, ενώ η αθροιστική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει αρνητική κλίση (η ζήτηση μειώνεται καθώς η τιμή στην οποία διατίθεται το αγαθό αυξάνει). Οι διάφορες περιπτώσεις ατελούς ανταγωνισμού προκύπτουν ανάλογα με την υπόθεση σχετικά με το ποιους παράγοντες θεωρεί μία επιχείρηση ότι παραμένουν σταθεροί ή σχετικά με το πώς αυτοί μεταβάλλονται όταν μία επιχείρηση καλείται να επιλύσει το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους της.

Η ισορροπία της αγοράς επιτυγχάνεται όταν η μεταβλητή απόφασης σύμφωνα με την οποία έχουν επιλέξει οι επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται λαμβάνει τιμές που εξασφαλίζουν μεγιστοποίηση του κέρδους για την κάθε επιχείρηση δεδομένης της απόφασης των άλλων.

6.5.  Το Πρόβλημα του Διαχειριστή (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.)

Την τελική Κατανομή του Φορτίου στους διάφορους παραγωγούς καθορίζει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ). Σκοπός του είναι η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Το κοινωνικό όφελος ισούται με το άθροισμα του πλεονάσματος των παραγωγών και των καταναλωτών, με την ταυτόχρονη ικανοποίηση του ισοζυγίου ενέργειας και όλων των τεχνικών Περιορισμών του Συστήματος. Το πλεόνασμα παραγωγού ορίζεται ως το επιπλέον ποσό που οι παραγωγοί λαμβάνουν, όταν πωλούν ένα αγαθό σε τιμή υψηλότερη από αυτή στην οποία θα ήταν πρόθυμοι να το διαθέσουν. Το πλεόνασμα καταναλωτή, από την άλλη πλευρά, είναι ίσο με τη διαφορά της αξίας που ο καταναλωτής ήταν διατεθειμένος να δαπανήσει για να αποκτήσει μία ορισμένη ποσότητα αγαθού και της δαπάνης που τελικά πραγματοποίησε για την αγορά αυτή. Πρόκειται, ουσιαστικά για τη διαφορά μεταξύ της συνολικής χρησιμότητας από την κατανάλωση του αγαθού και της δαπάνης που πραγματοποίησε.

Διαγραμματικά, το κοινωνικό όφελος, μπορεί να υπολογισθεί ως το εμβαδόν ανάμεσα στην καμπύλη προσφοράς των παραγωγών και στην καμπύλη ζήτησης των καταναλωτών μέχρι το σημείο ισορροπίας της αγοράς. Η μεγιστοποίηση του εμβαδού αυτού ισοδυναμεί με την ελαχιστοποίηση του εμβαδού που περικλείεται από την καμπύλη προσφοράς των παραγωγών και τον άξονα της ποσότητας του αγαθού μέχρι το σημείο ισορροπίας της αγοράς και του εμβαδού ανάμεσα στην καμπύλη ζήτησης των καταναλωτών και τον ίδιο άξονα μέχρι το σημείο μηδενισμού της ζήτησης. Το εμβαδόν αυτό αναπαριστά το κόστος παραγωγής του αγαθού και το κόστος από τη μη εξυπηρέτηση ενός ποσοστού της ζήτησης.

Η βελτιστοποίηση και η επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής είναι αρκετά περίπλοκη αφού περιλαμβάνει τους Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος, καθώς και θέματα συμμετοχής των υδροηλεκτρικών μονάδων στην παραγωγή. Οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν μία πολύ σημαντική παράμετρο του προβλήματος, αφού τυχόν ενεργοποίησή τους θα μπορούσε να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τα αποτελέσματα: π.χ. η παραγωγή κάποιου απομακρυσμένου σταθμού θα μπορούσε να μη γίνει δεκτή, ακόμη κι αν ήταν φθηνότερη από άλλες, λόγω ενεργοποίησης κάποιου περιορισμού στο Σύστημα Μεταφοράς.

Θεωρώντας ότι υιοθετείται η αντικειμενική συνάρτηση, η οποία πολλές φορές επιλέχθηκε να είναι τέτοια ώστε να εκφράζει τη βελτιστοποίηση του προβλήματος του Διαχειριστή του Συστήματος (μεγιστοποίηση κοινωνικού οφέλους- ελαχιστοποίηση συνολικού κόστους), προκύπτει το βασικό θέμα της αλληλεξάρτησης των προβλημάτων Διαχειριστή - Παραγωγών:

- το κέρδος των Παραγωγών εξαρτάται από την τελική Οριακή Τιμή Συστήματος, η οποία προκύπτει ως λύση του προβλήματος του Διαχειριστή, ενώ αντίστοιχα,

- ο ανεξάρτητος Διαχειριστής του Συστήματος αντιμετωπίζει το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κοινωνικού πλεονάσματος, το οποίο εξαρτάται από τις συναρτήσεις προσφοράς των Παραγωγών, η κάθε μία από τις οποίες αποτελεί τη λύση του προβλήματος του αντίστοιχου Παραγωγού.

Προσεγγίζοντας το πρόβλημα υπό τη θεώρηση μη ενεργών τεχνικών περιορισμών, ο ρόλος του ανεξάρτητου Διαχειριστή περιορίζεται στην εξασφάλιση του ισοζυγίου προσφοράς - ζήτησης ενέργειας. Στην περίπτωση, δηλαδή, αυτή ο Διαχειριστής δεν έχει να επιλύσει κάποιο πρόβλημα βελτιστοποίησης, αφού τόσο οι συναρτήσεις προσφοράς, όσο και αυτή της ζήτησης είναι δεδομένες, ενώ ο μόνος περιορισμός που πρέπει να ικανοποιηθεί είναι η τήρηση του ισοζυγίου. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, παραλείπεται το πρόβλημα της αλληλεξάρτησης των μεταβλητών, παραμένει, ωστόσο, το ερώτημα για το ποια είναι εκείνη η αντικειμενική συνάρτηση που θα μας επιτρέψει να γράψουμε το πρόβλημα ως MPEC (Mathematical Problem with Equilibrium Constraints) και στη συνέχεια να το επιλύσουμε.

6.5.1.  Μαθηματική περιγραφή του μοντέλου

Παρακάτω γίνεται επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα παράγραφο στη διαδικασία κατάστρωσης και επίλυσης του μοντέλου ισορροπίας.

| D | : | Συνάρτηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας |
| --- | --- | --- |
| e | : | Shock ζήτησης |
| a | : | Σταθερά της συνάρτησης της μονάδας i |
| y | : | Κλίση της συνάρτησης ζήτησης |
| k | : | Δείκτης shock ζήτησης |
| i,j | : | Δείκτης μονάδας |
| p | : | Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για το k shock ζήτησης |
| cost | : | Συνάρτηση μεταβλητού κόστους της i μονάδας |
| c | : | Συντελεστής γραμμικού όρου της συνάρτησης κόστους της μονάδας i |
| d | : | Συντελεστής τετραγωνικού όρου της συνάρτησης κόστους της μονάδας i |
| π | : | Κέρδος της μονάδας i για το k shock ζήτησης |
| s | : | Συνάρτηση προσφοράς της μονάδας i για το k shock ζήτησης |
| b | : | Κλίση της συνάρτησης προσφοράς |
| q | : | Φορτίο της μονάδας i για το k shock ζήτησης |

Οι περιορισμοί που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της επίλυσης σχετίζονται με τις απαιτήσεις φορτίου για κάθε ώρα κατανομής καθώς και με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μονάδων του συστήματος. Η μαθηματική μοντελοποίηση των περιορισμών αυτών συνοψίζεται στις παρακάτω εξισώσεις:

α) Περιορισμός μέγιστης και ελάχιστης ικανότητας παραγωγής κάθε μονάδας παραγωγής

Η παραπάνω ανίσωση περιορίζει την ικανότητα παραγωγής της μονάδας i μεταξύ κάποιων προκαθορισμένων λειτουργικών ορίων. Θεωρούμε ότι κάθε Μονάδα (ί) έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιεί την παραγωγή της μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Ως ανώτατο όριο της παραγωγής λαμβάνεται η εγκατεστημένη ισχύς του κάθε σταθμού μειούμενη κατά τις ιδιοκαταναλώσεις αυτού. Ο περιορισμός κατώτερης παραγωγής διαμορφώνεται για όλους τους σταθμούς στη μηδενική παραγωγή.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι στο μοντέλο δε γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στην αριθμητική τιμή της ηλεκτρικής ισχύος και στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρεται από μια Μονάδα Παραγωγής. Αυτό συμβαίνει γιατί η παραγωγή ενέργειας σε Μν1 ισούται αριθμητικά με την εν λειτουργία ισχύ της Μονάδας σε Μν, αφού οι Προσφορές Έγχυσης αφορούν μία Περίοδο Κατανομής μίας Ημέρας Κατανομής

β) Περιορισμός μέγιστης και ελάχιστης Οριακής Τιμής Συστήματος

Στην αγορά μπορεί να τεθεί κάποιο ανώτατο σχετικά με την Οριακή Τιμή Συστήματος (Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας). Αν δεν υπάρχει κάποιο θεσμοθετημένο όριο, η μέγιστη τιμή μπορεί να υποτεθεί ότι δίνεται από το σημείο, δηλαδή, που η ζήτηση γίνεται οριακά μηδενική.

Το μοντέλο δεν περιλαμβάνει περιορισμούς τεχνικών ελάχιστων. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση επιλέγει να μην προσφέρει ενέργεια στην αγορά σε επίπεδα χαμηλότερα του τεχνικού της ελάχιστου ώστε να μην αναγκαστεί να θέσει εκτός λειτουργίας κάποια γεννήτρια της και να την επανεκκινήσει αργότερα ή και περιπτώσεις σταθμών που δεν είναι αποδεκτό να φορτίζονται κάτω από κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό της ονομαστικής τους ισχύος. Οι Μονάδες τις περισσότερες φορές επιλέγουν να διαθέσουν την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή τους σε τιμή μικρότερη από το οριακό κόστος που της αντιστοιχεί ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην Κατανομή του Φορτίου. Κι αυτό γιατί δεν τις συμφέρει να σταματούν και να επανεκκινούν τις γεννήτριες τους. Έτσι, οι τιμές που μπορεί να παρατηρηθούν στην αγορά για χαμηλά φορτία είναι ελαφρώς χαμηλότερες από ότι αν οι Μονάδες είχαν μεγαλύτερη ελευθερία στη διακύμανση της παραγωγής τους. Η συμπεριφορά αυτή δε λαμβάνεται υπόψη προς το παρόν στο μοντέλο, επειδή δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τα κόστη επανεκκίνησης και συντήρησης.

Ακόμη, κατά τη μοντελοποίηση θεωρήθηκε ότι οι τιμές που δίνονται στις Προσφορές Έγχυσης είναι πάντα θετικές. Σε κάποιες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο, θα μπορούσαν να σημειωθούν και τιμές μικρότερες του μηδενός, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν μια Μονάδα θα προτιμούσε να συνεχίσει να λειτουργεί κάποιες από τις γεννήτριές της

6.6.  Η Συνάρτηση Ζήτησης

Η συνάρτηση ζήτησης είναι το πρώτο βήμα για την μοντελοποίηση της αγοράς. Οι παράμετροί της επηρεάζουν τόσο τη συμπεριφορά των μονάδων για τη συμμετοχή τους στον ενεργειακό προγραμματισμό, όσο και στην κατασκευή της συνάρτησης προσφοράς που κάθε μία αυτές θα καταθέσει στον διαχειριστή.

Η μεταβλητότητα που παρουσιάζει η ζήτηση μπορεί να μοντελοποιηθεί με την προσθήκη ενός shock e στη συνάρτησή της. Με αυτόν τον τρόπο, η ζήτηση παίρνει τιμές μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος, το οποίο ορίζεται μέσω του πεδίου ορισμού του shock. Κάθε τιμή που δίνεται στο shock μετακινεί την καμπύλη ζήτησης προς τα δεξιά στον άξονα των ποσοτήτων. Έτσι, η επιχείρηση επιλύει για κάθε shock το πρόβλημά της και καταλήγει στην επιλογή ενός διαφορετικού κάθε φορά σημείου. Τα διαδοχικά σημεία που προκύπτουν συνθέτουν, τελικά, και την καμπύλη που η επιχείρηση προσφέρει στην αγορά.

Ενδεικτικά ο τρόπος που διαμορφώνεται κάθε φορτίο μετά την εισαγωγή των shocks φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 5) :

Σχήμα 5

Λειτουργία των shocks ζήτησης (Electricity Demand Shocks)

O ρόλος των shocks ζήτησης είναι εξαιρετικά σημαντικός  για το μοντέλο. Ουσιαστικά, ερμηνεύονται ως τα διαφορετικά επίπεδα ζήτησης που μπορεί να παρουσιαστούν στην αγορά, ως αποτέλεσμα παραγόντων που δεν μπορούν τα προβλεφθούν. Στο παρόν μοντέλο, όμως, αποτελούν συγχρόνως και μια τεχνική προκειμένου να προσεγγιστούν και να κατασκευαστούν οι συναρτήσεις προσφοράς των συμμετεχόντων στην αγορά μονάδων.

Η κάθε επιχείρηση επιλύει το πρόβλημα βελτιστοποίησης της στρατηγικής της πριν γίνει γνωστό το τελικό shock. Ουσιαστικά, είναι σαν κάθε επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να περιμένει την πραγματοποίηση της ζήτησης και εκ των υστέρων να υποβάλει τη δική της προσφορά (με δεδομένες τις προσφορές των άλλων).

Δεδομένης της καμπύλης διάρκειας φορτίου που διατίθεται για  τη χρονική περίοδο που εφαρμόζεται το μοντέλο, η συνάρτηση που οδηγεί στην κατασκευή της καμπύλης ζήτησης είναι η:

Ωστόσο, για καλύτερη μελέτη της συνάρτησης ζήτησης, τη εκφράζουμε με τη σχέση:

H συνάρτηση D(p) είναι  συνεχής, κοίλη και λεία, που έχει αρνητική πρώτη παράγωγο  (με y < 0), κάτι που υποδεικνύει ότι η συνάρτηση ζήτησης είναι γνησίως φθίνουσα.

6.6.1.  Προσδιορισμός Κλίσης Καμπύλης Ζήτησης (γ)

Η κλίση γ είναι η πρώτη παράμετρος η οποία μπορεί να διαφοροποιήσει τη συνάρτηση προσφοράς που υποβάλλει μία Μονάδα κατά τη διάρκεια κάποιων Περιόδων Κατανομής. Σε διαφορετικές ώρες της ημέρας η ελαστικότητα τιμής της ζήτησης αλλάζει και, επομένως, διαφοροποιείται και η κλίση της καμπύλης ζήτησης. Η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί τις Μονάδες στην υποβολή διαφορετικών Προσφορών Έγχυσης κατά τη διάρκεια της ημέρας και συνεπώς καθορίζουν την ένταξη των μονάδων στο σύστημα. Η χρησιμοποίηση, ωστόσο, του μοντέλου ισορροπίας συνάρτησης προσφοράς, μας επιτρέπει να λαμβάνουμε ποιοτικά αποτελέσματα που δεν επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την κλίση της συνάρτησης ζήτησης.

Οι μεταβολές της κλίσης της συνάρτησης ζήτησης που παρατηρούνται συνηθέστερα ανάλογα με το φορτίο, απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 6).

Σχήμα 6

Μεταβολή της κλίσης της συνάρτησης ζήτησης ανάλογα με το φορτίο

6.7.  Συναρτήσεις Προσφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Προσφορά Έγχυσης κάθε μονάδας στο μοντέλο δίνεται ως συνάρτηση της τιμής (p). Η συνάρτηση θεωρείται ότι είναι γραμμική κατά τμήματα, με κάθε τμήμα να περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση :

Η συνάρτηση αυτή δεν πρέπει να παίρνει αρνητικές τιμές και να είναι αύξουσα (bi > 0), καθώς, δηλαδή, αυξάνει η τιμή πώλησης, αυξάνει και η ενέργεια που κάθε επιχείρηση προτίθεται να διαθέσει. Κάθε γραμμικό τμήμα μιας συνάρτησης προσφοράς αντιστοιχεί στην πραγματοποίηση ενός διαφορετικού shock ζήτησης. Η κλίση bi της Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας i μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα διαδοχικά σημεία της συνάρτησης προσφοράς, όπως αυτά προκύπτουν από την επίλυση του μοντέλου για διαφορετικές τιμές των shocks ζήτησης. Από την άλλη πλευρά ο σταθερός όρος ai της Προσφοράς Έγχυσης μίας Μονάδας ισούται με το οριακό κόστος της κάθε Μονάδας.

Συγκεκριμένα, σε μία ισχυρή ισορροπία ισχύει:

Μία επιχείρηση ηλεκτρισμού επιλέγει να μη διαθέσει καμία ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμή μικρότερη του οριακού της κόστους για μηδενική παραγωγή Αντίστοιχα, για οποιοδήποτε επίπεδο παραγωγής η επιχείρηση διαθέτει την ενέργεια που παράγει σε τιμές υψηλότερες του οριακού της κόστους. Για να βελτιστοποιήσει η επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρισμού (i)  το κέρδος της, αν θεωρηθούν δεδομένες οι Προσφορές Έγχυσης των υπόλοιπων επιχειρήσεων της αγοράς, οφείλει να αναζητήσει την τιμή που θα της αποφέρει τα υψηλότερα κέρδη. Αν η αγορά ισορροπήσει στην τιμή p, τότε η παραγωγή της επιχείρησης (i)  δίνεται από τη σχέση:

Το κέρδος, επομένως, της επιχείρησης είναι:

και η βέλτιστη επιλογή τιμής για την επιχείρηση (i) επιτυγχάνεται όταν:

Το κέρδος μεγιστοποιείται όταν η επιχείρηση προσφέρει στην αγορά ενέργεια ίση με:

Αν τώρα συμπεριληφθούν και οι περιορισμοί τους οποίους πρέπει η κάθε προσφορά να ικανοποιεί προκύπτει το πρόβλημα (για κάθε shock ζήτησης):

Μετατρέποντας το παραπάνω πρόβλημα σε Mixed Complementarity Problem (MCP) με τη χρήση των συνθηκών Kuhn-Tucker προκύπτει το ακόλουθο:

Με τις μεταβλητές l, m να υποδηλώνουν τους πολλαπλασιαστές Lagrange των περιορισμών της παραγωγής.

6.7.1. Αθροιστική Καμπύλη Προσφοράς

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, θεωρείται ότι οι συναρτήσεις προσφοράς δίνονται ως συναρτήσεις της τιμής (si(p) = αί + p). Η γραφή αυτή εξυπηρετεί, αφού δίνει τη δυνατότητα άμεσου υπολογισμού της αθροιστικής καμπύλης ως του αλγεβρικού αθροίσματος των προσφορών, με την παράλληλη ικανοποίηση των περιορισμών ελάχιστης και μέγιστης παραγωγής:

Αθροιστική Καμπύλη Προσφοράς:

Η αθροιστική αυτή καμπύλη προσφοράς θεωρείται δεδομένη στο πρόβλημα του Διαχειριστή, αφού οι Προσφορές Έγχυσης κατατίθενται πριν από την αντίστοιχη Περίοδο Κατανομής.

Η μοντελοποίηση, επομένως, του προβλήματος που καλείται να επιλύσει ο Διαχειριστής του Συστήματος, θεωρώντας δεδομένη τόσο την αθροιστική καμπύλη προσφοράς, όσο και την καμπύλη ζήτησης και αγνοώντας τους τεχνικούς περιορισμούς του Συστήματος συνοψίζεται στην εξίσωση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας:

Το  πρόβλημα μπορεί να προκύψει αδύνατο μόνο αν η ζήτηση στη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, είναι υψηλότερη από την αθροιστική προσφορά των παραγωγών (οι παραγωγοί, δηλαδή, ακόμη κι αν υπάρχει ακόμη ισχύς που δεν έχει διατεθεί, δεν είναι πρόθυμοι να τη διαθέσουν στη συγκεκριμένη τιμή, αφού το οριακό τους κόστος είναι υψηλότερο).

6.8.  Κόστος Παραγωγής Μονάδων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το κόστος παραγωγής της κάθε μονάδας περιλαμβάνει το μεταβλητό και το σταθερό κόστος λειτουργίας.

- Το μεταβλητό κόστος λειτουργίας σταθμού περιλαμβάνει το κόστος καυσίμου, το κόστος δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας και το κόστος δαπανών για το ανθρώπινο δυναμικό λόγω λειτουργίας. Το μεταβλητό κόστος λειτουργίας ενός σταθμού συμβολίζεται στο μοντέλο ως costi, εκφράζεται σε € και αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής μίας μονάδας ηλεκτρισμού (MWh).

Πρόκειται για μία κυρτή και διαφορίσιμη συνάρτηση, που αποτελείται από ένα γραμμικό και ένα τετραγωνικό όρο. Ο τετραγωνικός όρος είναι αρκετά μικρότερος από το γραμμικό, με αποτέλεσμα το οριακό κόστος μίας μονάδας να είναι σχεδόν σταθερό για κάθε επίπεδο παραγωγής.

- Το σταθερό κόστος περιλαμβάνει τις πάγιες δαπάνες για το ανθρώπινο δυναμικό και τις αντίστοιχες δαπάνες συντήρησης. Επιπλέον, κάθε μονάδα οφείλει να αποπληρώνει κάθε χρόνο ένα μέρος της αρχικής της επένδυσης (απόσβεση) το οποίο εκφράζεται μέσω του ετήσιου κεφαλαιουχικού της κόστους και να έχει μία απόδοση για τα κεφάλαια που έχει επενδύσει.

Σε βραχυχρόνια βάση, το κόστος που η Μονάδα συνεκτιμά για τον υπολογισμό του κέρδους της είναι το μεταβλητό κόστος λειτουργίας. Η επιθυμία για μεγιστοποίηση του κέρδους της την οδηγεί σε πώληση της ενέργειας που παράγει σε τιμές ίσες ή υψηλότερες του μεταβλητού αυτού κόστους.

7

Αποτελέσματα Εφαρμογής του Μοντέλου ισορροπίας συναρτήσεων προσφοράς

7.1.  Γενικά

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μία αριθμητική εφαρμογή του μοντέλου ισορροπίας συναρτήσεων προσφοράς στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο Μοντέλο ισορροπίας εφαρμόσθηκε για ενδεικτικά έτη της δεκαετίας 2010 έως 2020 και συγκεκριμένα για τα έτη 2014, 2017 και 2020. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων (κόστος λειτουργίας, μέγιστο φορτίο), η καμπύλη ζήτησης, τα τεχνοοικονομικά στοιχεία των μονάδων και οι προβλεπόμενες, μέχρι το 2020, επενδύσεις για την Ελλάδα ακολουθούν τις ευρεθείσες, από το πρόγραμμα PRIMES,.για αυτά τα έτη τιμές.

Για την εφαρμογή του μοντέλου, λαμβάνεται ως δεδομένο ότι οι μονάδες που δραστηριοποιούνται στην αγορά διαμορφώνουν τις στρατηγικές τους χωρίς να γνωρίζει η μία τις κινήσεις της άλλης και, σε ενδεικτικά επιλεγμένα φορτία, η κάθε μία καταθέτει στο διαχειριστή του συστήματος προσφορές, συνυπολογίζοντας τόσο το οριακό της κόστος, όσο και ένα ποσοστό του ετήσιου κεφαλαιουχικού της κόστους. Θεωρώντας ότι όλες οι Μονάδες θα ενεργήσουν με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους υπολογίζεται η αθροιστική καμπύλη προσφοράς για κάθε έτος που εξετάστηκε και έπειτα, βρίσκοντας το σημείο τομής αυτής με τα παραπάνω ενδεικτικά φορτία, προσδιορίζεται η Οριακή Τιμή του Συστήματος.

7.2.  Χαρακτηριστικά των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για τη εφαρμογή του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) θερμικές μονάδες και δύο (2) υδροηλεκτρικές. Από τις πέντε θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι δύο (2) είναι μονάδες βάσης ( Unit 1 και Unit 2 ), οι δύο (2) είναι μονάδες ενδιαμέσου φορτίου ( Unit 3 και Unit 4) και μόνο μία είναι μονάδα αιχμής ( Unit 5 ).

Γενικότερα, οι μονάδες βάσης αποτελούνται κυρίως από λιγνιτικές μονάδες, οι οποίες παρουσιάζουν το πλεονέκτημα του χαμηλού λειτουργικού κόστους. Για το λόγο αυτό εξάλλου, συμφέρει οικονομικά το Σύστημα να λειτουργούν στη μέγιστη ισχύ εξόδου τους έτσι ώστε να καλύπτουν το φορτίο βάσης. Μειονέκτημα τους αποτελεί το γεγονός ότι εμφανίζουν ιδιαίτερα μεγάλους χρόνους εκκίνησης και σβέσης, καθώς οι αντίστοιχες διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και πολύπλοκες. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, προτιμάται οι συγκεκριμένες μονάδες να παραμένουν κατά το δυνατόν περισσότερο εντός συστήματος. Επιπλέον, ο μέγιστος ρυθμός ανόδου και καθόδου των μονάδων αυτών βρίσκεται στην περιοχή του 1-1.5 % της ονομαστικής τους ισχύος. Έτσι, μία τυπική μονάδα βάσης των 300 MW παρουσιάζει μέγιστο ρυθμό ανόδου και καθόδου της τάξεως των 3 MW/min.

Οι μονάδες ενδιάμεσου φορτίου είναι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη του μεταβαλλόμενου φορτίου του δικτύου. Οι διαδικασίες εκκίνησης και σβέσης δεν είναι τόσο πολύπλοκες και χρονοβόρες όσο αυτές των λιγνιτικών μονάδων με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες μονάδες να είναι διαθέσιμες εντός ολίγων ωρών από τη στιγμή κατά την οποία τίθενται σε λειτουργία. Σημαντικό πλεονέκτημα των μονάδων ενδιαμέσου φορτίου αποτελεί το γεγονός ότι έχουν ιδιαίτερα υψηλό μέγιστο ρυθμό ανόδου και καθόδου της ισχύος τους, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι της τάξεως του 8%. Έτσι μία μονάδα με τεχνικό μέγιστο ίσο με 400 MW μπορεί να μεταβάλλει την ισχύ εξόδου της με ρυθμό 32 ΜW/min.

Οι μονάδες αιχμής αποτελούνται από μονάδες λιγνιτικές, φυσικού αερίου και ντίζελ, των οποίων το λειτουργικό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Παρά το σημαντικότατο αυτό μειονέκτημα, οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται σαν μονάδες αιχμής εξαιτίας των πολύ μικρών χρόνων εκκίνησης και σβέσης που παρουσιάζουν. Οι προαναφερθείσες διαδικασίες διαρκούν συνήθως περίπου μία (1) ώρα, με αποτέλεσμα οι μονάδες αυτές να εισάγονται κατά τη διάρκεια των λίγων ωρών όπου παρατηρούνται αιχμές στο φορτίο, και στη συνέχεια τίθενται εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, οι μονάδες αιχμής παρουσιάζουν μέγιστο ρυθμό ανόδου και καθόδου της ισχύος εξόδου τους, της τάξεως των 8-10 MW/min.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς στην παρούσα εργασία θεωρείται ότι δεν έχουν μεταβλητό κόστος λειτουργίας. Επιπλέον, παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλό μέγιστο ρυθμό ανόδου και καθόδου της ισχύος εξόδου τους, της τάξεως των 100 MW/min. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τους εξαιρετικά μικρούς χρόνους εκκίνησης και σβέσης, καθιστούν τις υδροηλεκτρικές μονάδες ιδανικές στο να εισάγονται για να καλύψουν τις ανάγκες του δικτύου κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής αλλά και στο να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συστήματος σε δευτερεύουσα και τριτεύουσα εφεδρεία ( οι υδροηλεκτρικές μονάδες δε μπορούν να συνεισφέρουν σε πρωτεύουσα εφεδρεία ). Επιπλέον, στη μελέτη θεωρείται ότι οι υδροηλεκτρικές μονάδες υπόκεινται στον περιορισμό των ‘υποχρεωτικών νερών’, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική ισχύς εξόδου των μονάδων καθ’όλη τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής θα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα σε κάποια όρια τα οποία συμβολίζονται με τις σταθερές Εmax και Εmin.

7.3.  Κατασκευή Καμπύλης Φορτίου

Οι καμπύλες φορτίου είναι διαγράμματα που δείχνει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στις διάφορες ώρες του έτους. Οι συνηθέστερες είναι η Χρονολογική Καμπύλη Φορτίου και η Καμπύλη Διάρκειας Φορτίου. Για την εφαρμογή του παρόντος Μοντέλου, χρησιμοποιούνται  Καμπύλες Διάρκειας Φορτίου που παριστάνουν τα φορτία κατά τη θεωρούμενη περίοδο, διατεταγμένα κατά σειρά μεγέθους, και χρησιμοποιούνται για τη μελέτη και την πρόβλεψη της ζήτησης (καταναλώσεως), η οποία είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό των εγκαταστάσεων του Συστήματος.

Κατά την εφαρμογή του μοντέλου σε ένα έτος, δυσκολίες δημιουργεί η παρουσία των υδροηλεκτρικών Μονάδων στο Σύστημα και η ποσότητα ενέργειας και ισχύος που αυτά παρέχουν. Δεδομένου ότι το μοντέλο επαναλαμβάνεται για κάθε Περίοδο Κατανομής χωρίς να έχει τη δυνατότητα συσχετισμού των αποτελεσμάτων κάθε Περιόδου με τα αποτελέσματα των υπόλοιπων Περιόδων Κατανομής, μπορεί να προβλέψει τη βέλτιστη συμπεριφορά των θερμικών σταθμών, αλλά όχι των υδροηλεκτρικών. Η λειτουργία των τελευταίων παρουσιάζει έναν επιπρόσθετο περιορισμό συγκριτικά με τις θερμικές μονάδες και αφορά την ποσότητα ενέργειας που μπορούν να διαθέσουν στο σύστημα κατά τη διάρκεια του έτους με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξετασθεί η λειτουργία τους ανεξάρτητα σε κάθε Περίοδο Κατανομής. Στα παρακάτω διαγράμματα (Διάγραμμα 9 έως 12) δίνεται η καμπύλη που αναπαριστά τη ζήτηση φορτίου για το έτος 2014 και τα στάδια επεξεργασίας της μέχρι να λάβει την τελική της μορφή, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί από το μοντέλο. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα υπόλοιπα έτη (2017, 2020), λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προβλέψεις για αυξητικές τάσεις της ζήτησης ενέργειας για την επόμενη δεκαετία.

Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας της καμπύλης διάρκειας φορτίου αφορά στην εφαρμογή του μοντέλου για το έτος 2014, με τη συμμετοχή των θερμικών μονάδων, των υδροηλεκτρικών και των μονάδων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών μαζί (Διάγραμμα 10). Ακολούθως αφαιρείται η ενέργεια που προσφέρουν οι μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών και σχεδιάζεται η καμπύλη διάρκειας φορτίου χωρίς αυτές (Διάγραμμα 11). Τέλος (Διάγραμμα 12), αφαιρείται και η ενέργεια που προσφέρουν οι υδροηλεκτρικές μονάδες και σχεδιάζεται η τελική μορφή της καμπύλης διάρκειας φορτίου με τη συμμετοχή μόνο των θερμικών μονάδων. Η εν λόγω καμπύλη αναπαριστά τη ζήτηση φορτίου για το έτος 2014 και είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί από το μοντέλο. Η καμπύλη διάρκειας φορτίου που χρησιμοποιήθηκε για κάθε έτος παρουσιάζει τα φορτία σε συνάρτηση με τις ώρες που αυτά εμφανίζονται, ταξινομημένα κατά σειρά μεγέθους τους

.Διάγραμμα 10

Καμπύλη Διάρκειας Φορτίου με Θερμικούς, Α.Π.Ε. και Υδροηλεκτρικούς σταθμούς για το έτος 2014

7.3.1. Αφαίρεση Α.Π.Ε.

Από το παραπάνω διάγραμμα διάρκειας φορτίου, αφαιρούνται αρχικά οι Α.Π.Ε. εξαιτίας της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους. Η μεγάλη διαφορά των σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως άλλωστε και των υδροηλεκτρικών, σε σχέση με τους θερμικούς, είναι ότι το κόστος τους είναι κόστος εγκατάστασης και όχι λειτουργίας καυσίμου. Εφόσον ο άνεμος είναι διαθέσιμος, η επιπλέον παραγωγή από αιολικά (και αντιστοίχως από φωτοβολταϊκά) δεν κοστίζει περισσότερο, εάν η εγκατάσταση υπάρχει ήδη. Επομένως, ελλείψει μεταβλητού κόστους, κάθε σταθμός Α.Π.Ε. πρέπει να εξασφαλίσει την αγορά του συνόλου της παραγωγής του σε τέτοια τιμή που να επιτρέπει την σταδιακή απόσβεση του κόστους εγκατάστασης του. Σημειώνεται ωστόσο ότι, καθώς η τιμή αγοράς ενέργειας από Α.Π.Ε. είναι σταθερή από την πρώτη ως και την τελευταία KWh παραγωγής και καθορίζεται διοικητικά, δεν υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης ανταγωνισμού μεταξύ σταθμών Α.Π.Ε. όσον αφορά την τιμή. Παράλληλα, ο σταθμός Α.Π.Ε. ουσιαστικά δεν έχει την επιλογή να μην παράγει ενέργεια καθώς η καμπύλη παραγωγής του εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες (άνεμος, ηλιοφάνεια κ.λπ.). Αυτές οι ιδιαιτερότητες οδήγησαν στη απομάκρυνσή τους από την καμπύλη φορτίου με στόχο την καλύτερη προσομοίωση του ανταγωνισμού από το μοντέλο.

Το μοντέλο PRIMES υπολόγισε τη συμμετοχή των σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας με βήμα μία πενταετία και έτος έναρξης το 2000. Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς τους για τα ενδιάμεσα έτη 2014 και 2017 που μελετήθηκαν στην παρούσα διπλωματική, έγινε χρήση προσεγγιστικής συνάρτησης, βάσει των διαθέσιμων αποτελεσμάτων. Γνωρίζοντας, από τα αποτελέσματα του μοντέλου PRIMES, την ποσότητα ενέργειας που εγχέουν οι Α.Π.Ε. και όχι το χρόνο στον οποίο αυτές συμμετέχουν στην αγορά, η αφαίρεσή τους από τη συνολική ζήτηση έγινε ομοιόμορφα για όλες της ώρες του έτους. Με δεδομένη τη συνολική ζητούμενη ενέργεια, υπολογίστηκε το ποσοστό εκείνο που καλύπτουν oι ανανεώσιμες πηγές και κατόπιν έγινε ανάλογη τροποποίηση στην αρχική καμπύλη διάρκειας φορτίου. Ακολουθεί το Διάγραμμα 10 της καμπύλης διάρκειας φορτίου για τo έτος 2014, μετά την αφαίρεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διάγραμμα 11

Καμπύλη διάρκειας φορτίου μετά την αφαίρεση των Α.Π.Ε. για το έτος 2014

7.3.2.  Αφαίρεση υδροηλεκτρικών μονάδων

Χαρακτηριστικό των υδροηλεκτρικών μονάδων, όπως και των θερμικών μονάδων, είναι ο περιορισμός ισχύος. Εκτός όμως από τον περιορισμό ισχύος, οι υδροηλεκτρικές μονάδες παρουσιάζουν και περιορισμό στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να διαθέσουν στο σύστημα ανά έτος. Για το λόγο αυτό επιλέγουν να διαθέσουν την πεπερασμένη ποσότητα ενέργειας που παράγουν σε περιόδους όπου η τιμή αγοράς είναι υψηλή με σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών τους, δηλαδή κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης Η ιδιαιτερότητα αυτή δεν μπορεί να εξετασθεί ανεξάρτητα σε κάθε περίοδο κατανομής. Επιπλέον το μοντέλο δεν έχει τη δυνατότητα συσχετισμού των αποτελεσμάτων κάθε περιόδου µε τα αποτελέσματα των υπόλοιπων περιόδων.

Για το λόγο αυτό και για να υπολογισθούν σωστά οι προσφορές των θερμικών μονάδων και τα αναμενόμενα ετήσια κέρδη τους, αφαιρέθηκε από τη Καμπύλη Διάρκειας Φορτίου η ενέργεια που προσφέρουν οι υδροηλεκτρικές μονάδες. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την απομάκρυνση των υδροηλεκτρικών μονάδων συνίσταται στην αφαίρεση από την καμπύλη φορτίου, μιας ζώνης µε ύψος ίσο µε την ισχύ των Υδροηλεκτρικών Μονάδων και εμβαδό ίσο µε την εγχεόμενη ενέργεια. Η ενέργεια που εγχέεται από αυτούς για τα έτη 2014 και 2017 υπολογίστηκε, όπως και στη περίπτωση των Α.Π.Ε., με τη χρήση προσεγγιστικής συνάρτησης, ενώ για τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των σταθμών χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του κεφαλαίου 3. Το ποσό της συμμετοχής των υδροηλεκτρικών μονάδων στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας για τα έτη που μελετήθηκαν έγινε μέσω του μοντέλου PRIMES.

7.3.3. Τελική καμπύλη διάρκειας φορτίου χωρίς Α.Π.Ε.  και υδροηλεκτρικές μονάδες

Μετά την αφαίρεση των υδροηλεκτρικών μονάδων από τα φορτία αιχμής της εναπομείνασας ζήτησης, κατασκευάστηκε η καμπύλη διάρκειας φορτίου για το ίδιο έτος 2014, όπως φαίνεται  στο Διάγραμμα 12. Αυτή είναι και η τελική καμπύλη διάρκειας φορτίου για το 2014, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του μοντέλου, με μόνους συμμετέχοντες τις θερμικές μονάδες και τις εισαγωγές. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα έτη 2017 και 2020, προκειμένου να χαραχθεί η τελική καμπύλη διάρκειας φορτίου η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του μοντέλου για τα συγκεκριμένα έτη.

Διάγραμμα 12

Τελική καμπύλη διάρκειας φορτίου χωρίς Α.Π.Ε.  και υδροηλεκτρικές μονάδες για το 2014

7.3.4.  Εισαγωγές

Κατά τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής παρουσιάστηκε το ερώτημα του τρόπου διαχείρισης των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Ως βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης, θεωρήθηκε η ένταξή τους στο μοντέλο ανταγωνισμού και όχι η απομάκρυνσή τους από τη συνολική ζήτηση, όπως έγινε στην περίπτωση των Α.Π.Ε. και των υδροηλεκτρικών σταθμών.

Προκειμένου να συνεκτιμηθεί η συμπεριφορά τους όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά, οι εισαγωγές αντιμετωπίστηκαν με ορισμένες παραδοχές. Έτσι οι εισαγωγές συμπεριλήφθηκαν υπό τη μορφή μονάδων με πολύ υψηλό οριακό κόστος. Η αντιμετώπιση αυτή εξασφαλίζει την ένταξή τους σε φορτία αιχμής σε πολύ υψηλές τιμές, όταν και όλες οι υπόλοιπες μονάδες θα έχουν ήδη ενταχθεί στον ημερήσιο προγραμματισμό. Επιπλέον, περιορίζονται ως προς την ισχύ τους, και δεν περιγράφονται από κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά (πχ. ωριαία κατανάλωση θερμότητας, τιμή καυσίμου) ενώ, συγκριτικά με τις άλλες μονάδες που συμμετέχουν, δεν παρουσιάζουν κεφαλαιουχικό κόστος το οποίο καλούνται να ανακτήσουν μετά το τέλος της κάθε  περιόδου κατανομής.

7.4.  Κατασκευή καμπύλης κόστους μονάδων

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 5.8 της παρούσης διπλωματικής εργασίας, η συνάρτηση μεταβλητού κόστους των μονάδων που ελήφθη υπόψη στο μοντέλο απαρτίζεται από ένα γραμμικό μέρος και ένα τετραγωνικό μέρος. Δεδομένου ότι ο γραμμικός όρος είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του τετραγωνικού, είναι αυτός που ουσιαστικά καθορίζει το οριακό κόστος κάθε μονάδας και, συνεπώς, την προσφορά που θα παραδώσει στο διαχειριστή και τελικά την σειρά ένταξής της μονάδας στον ημερήσιο προγραμματισμό.

Επίσης, στο μεταβλητό κόστος των μονάδων, προστίθεται ένας επιπλέον συντελεστής που αφορά το κόστος παραγόμενου άνθρακα, και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τις εκπομπές CO2 του συγκεκριμένου σταθμού κατά την παραγωγή μίας MWh και τον ανάλογο φόρο που καλείται να πληρώσει αυτός. Ο συντελεστής αυτός διαφέρει για κάθε μονάδα και εξαρτάται από το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιείται καθώς και από την ωριαία κατανάλωση θερμότητας (heat rate) του κάθε σταθμού. Έτσι είναι υψηλότερος για τις πετρελαϊκές και λιγνιτικές μονάδες και χαμηλότερος για αυτές του φυσικού αερίου. Ως τιμή για κάθε τόνο εκπομπής CO2 λήφθηκαν τα 13, 16 και 20 €/τόνο CO2 για τα έτη 2014, 2017 και 2020 αντίστοιχα.

Ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό εκπομπών είναι :

Εκπομπές CO2 ανά παραγόμενη μονάδα ενέργειας  (kg C/kWh) =

(Περιεκτικότητα άνθρακα του καυσίμου (kg C/ kg καυσίμου) / Θερμική ικανότητα του καυσίμου (GJ / kg καυσίμου)) * Ωριαία κατανάλωση θερμότητας του σταθμού (GJ / kWh)

Τελευταίος παράγοντας της καμπύλης κόστους είναι το κόστος απόσβεσης του ετήσιου κεφαλαιουχικού κόστους κάθε μονάδας το οποίο καθορίζεται από το αναμενόμενο φορτίο. Έτσι, όσο το φορτίο αυξάνεται και ο κίνδυνος ένταξης της μονάδας μειώνεται τόσο ακριβότερα θα κοστολογεί η μονάδα το φορτίο της.

Παρακάτω ακολουθεί το Διάγραμμα 13 των αναμενόμενων τιμών καυσίμων ηλεκτροπαραγωγής, που ουσιαστικά καθορίζουν το μεταβλητό κόστος των μονάδων, μαζί με την θερμική τους απόδοση και το συντελεστή φορτίου, που όμως παρουσιάζουν πολύ μικρές μεταβολές κατά τη διάρκεια των ετών.

Διάγραμμα 13

Καμπύλη αναμενομένων τιμών καυσίμων ηλεκτροπαραγωγής

7.5.  Εφαρμογή του μοντέλου ισορροπίας συναρτήσεων προσφοράς

Η εφαρμογή του μοντέλου στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζει τη βέλτιστη συνάρτηση προσφοράς που κάθε Μονάδα μπορεί να υποβάλει στο Διαχειριστή του Συστήματος για τη διαμόρφωση του ημερήσιου προγραμματισμού και τον ορισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος

Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζονται οι συναρτήσεις προσφοράς ενδεικτικών μονάδων που προέκυψαν μετά από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του μοντέλου. Αρχικά, παρουσιάζονται οι συναρτήσεις προσφοράς ενδεικτικών  μονάδων, που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του φορτίου βάσης που είναι και οι μονάδες με το χαμηλότερο οριακό κόστος.

7.5.1.  Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων φυσικού αερίου

Στα παρακάτω διαγράμματα 14, 15 και 16 παρουσιάζονται οι καμπύλες συναρτήσεις προσφοράς ορισμένων μονάδων φυσικού αερίου που συμμετέχουν, κυρίως, στην κάλυψη φορτίου βάσης για τα έτη 2014, 2017 και 2020 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 14

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων φυσικού αερίου για το έτος 2014  (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 15

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων φυσικού αερίου για το έτος 2017   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 16

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων φυσικού αερίου για το έτος 2020   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Τα παραπάνω διαγράμματα συναρτήσεων προσφοράς αποτυπώνουν τις μεγάλες αλλαγές που θα προκύψουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2013.

Όπως προκύπτει από τα διαγράμματα οι μονάδες φυσικού αερίου, καθίστανται πλέον μονάδες κάλυψης φορτίου βάσης και παίρνουν τη θέση των λιγνιτικών μονάδων οι οποίες, μέχρι τότε, ήταν εκείνες που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σχεδόν για την κάλυψη των χαμηλότερων φορτίων. Τούτο συμβαίνει γιατί μετά την ενσωμάτωση του φόρου εκπομπών CO2, η παραγωγή ηλεκτρισμού από μονάδες φυσικού αερίου καθίσταται περισσότερο συμφέρουσα, αφού το κόστος που καλούνται να πληρώσουν για  εκπομπές είναι κατά 60% περίπου μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος για τις λιγνιτικές.

Ο μεγάλος αριθμός νέων μονάδων φυσικού αερίου που εισέρχονται στην αγορά με παρόμοια μεταξύ τους τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και οι επενδύσεις στις ήδη υπάρχουσες, τις καθιστούν εξαιρετικά ανταγωνιστικές, γεγονός που αιτιολογεί τις οριζόντιες, κατά τμήματα, συναρτήσεις που φαίνονται στα διαγράμματα και ειδικότερα στα έτη 2017 και 2020.  Προκειμένου να εξασφαλίσει κάθε μονάδα την ένταξή της στον ημερήσιο προγραμματισμό, προφέρει τιμές πάνω από το οριακό της κόστος και μικρότερες από την αμέσως ακριβότερη. Διαπιστώνεται, επομένως, ότι όσο περισσότερο ανταγωνιστική είναι μία Μονάδα προς την αμέσως ακριβότερη αυτής, τόσο μικρότερη είναι η κλίση της συνάρτησης προσφοράς που υποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που η επόμενη Μονάδα θα αρχίσει να παράγει σε υψηλότερη τιμή, η κλίση της συνάρτησης προσφοράς αυξάνει σημαντικά, όπως φαίνεται και στην περίπτωση του σταθμού του Αλιβερίου, χωρίς το φόβο ότι η μονάδα δε θα συμπεριληφθεί στην Κατανομή Φορτίου.

Επίσης παρατηρείται, μια σημαντική μετατόπιση των συναρτήσεων προσφοράς των μονάδων στον άξονα των τιμών της τάξης του 9% από το 2014 έως το 2017 και περίπου 11% για το 2017 έως το 2020. Η μετατόπιση αυτή αποδίδεται σε δύο αυξήσεις οι οποίες επηρεάζουν το μεταβλητό κόστος λειτουργίας των μονάδων και συνεπώς το επίπεδο της τιμής στο οποίο είναι διατεθειμένες να εισέλθουν στην αγορά: κυρίως στη μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στις τιμές του φυσικού αερίου και δευτερευόντως στην αύξηση, η οποία είναι μικρή, της τιμής του άνθρακα που ελήφθη υπόψη από το μοντέλο. Όπως προκύπτει από τα διαγράμματα οι τιμές εισόδου για τις φθηνότερες μονάδες είναι περίπου 57, 65 και 73 €/Mwh για κάθε εξεταζόμενο έτος αντίστοιχα και φτάνουν για τις ακριβότερες και παλαιότερες μονάδες σε επίπεδα της τάξης των 62, 67 και 80  €/Mwh.

7.5.2. Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών λιγνιτικών μονάδων

Οι λιγνιτικές μονάδες θα καλύπτουν πλέον κυρίως το ενδιάμεσο φορτίο και εισέρχονται στον προγραμματισμό μετά από τις μονάδων φυσικού αερίου και πριν από τις μονάδες αιχμής.

Στα παρακάτω Διαγράμματα 17, 18 και 19 παρατίθενται οι καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς για ενδεικτικές λιγνιτικές μονάδες, για τα έτη 2014, 2017 και 2020 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 17

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς για ενδεικτικές λιγνιτικές μονάδες, για το έτος 2014   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 18

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς για ενδεικτικές λιγνιτικές μονάδες για το έτος 2017   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 19

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς για ενδεικτικές λιγνιτικές μονάδες, για το έτος 2020   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διαπιστώνεται ότι οι λιγνιτικές μονάδες εισέρχονται, στα υπό εξέταση έτη, στην αγορά σε τιμές πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις σημερινές. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως η φθηνότερες τιμές που παρατηρούνται  για το 2014, 2017 και 2020 είναι κατά 27%, 45% και 54% υψηλότερες από την αντίστοιχη μέση τρέχουσα τιμή ηλεκτρισμού παραγόμενη από λιγνιτικούς σταθμούς. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην πρόσθετη επιβάρυνση που έχουν οι λιγνιτικές μονάδες και αφορά στον φόρο εκπομπών CO2. Οι τιμές καυσίμων παίζουν ελάχιστο ρόλο στην αύξηση αυτή αφού εκτιμήθηκε πως θα κυμαίνονται σε επίπεδα ελάχιστα πάνω από τα σημερινά της τάξης του 4%.

Το ποσό που καλείται να πληρώσει κάθε λιγνιτική μονάδα για κάθε παραγόμενη μονάδα ενέργειας αποτελεί το 35% του μεταβλητού της κόστους. Η αύξηση των τιμών προσφοράς των λιγνιτικών μονάδων που παρατηρείται, σε σχέση με αυτή των μονάδων του φυσικού αερίου, είναι μεγαλύτερη την περίοδο 2014 έως 2017, με τις τιμές να σημειώνουν 12% περίπου αύξηση ενώ είναι μικρότερη για τα έτη 2017 έως 2020, της τάξης του 7%, αφού οι τιμές στον λιγνίτη δεν ακολούθησαν αντίστοιχου μεγέθους αυξήσεις με αυτές του φυσικού αερίου.

Το μεγάλο κόστος λειτουργίας των σταθμών αυτών, και σε κάποιες περιπτώσεις και το πολύ υψηλό κεφαλαιουχικό κόστος που καλούνται να αποπληρώσουν, όπως στην περίπτωση της μονάδας της Μεγαλόπολης, δεν τους επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στον ημερήσιο προγραμματισμό για ένα μεγάλο ποσοστό των ωρών του έτους. Αποτέλεσμα της μη συμφέρουσας διατήρησης και λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, καθώς και άλλων λόγων,  που σχετίζονται με την υπερβολική εκπομπή καυσαερίων, είναι η απόσυρση πολλών από αυτούς στην διάρκεια της δεκαετίας.

7.5.3. Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων αιχμής

Οι μονάδες αιχμής είναι οι ακριβότερες και καλύπτουν τα φορτία αιχμής. Επειδή μπαίνουν τελευταίες στον ημερήσιο προγραμματισμό είναι αυτές που καθορίζουν την Οριακή Τιμή του συστήματος στα υψηλότερα φορτία.

Στα παρακάτω διαγράμματα 20, 21 και 22, αναπαρίστανται οι καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς για ενδεικτικές μονάδες αιχμής καθώς και των εισαγωγών για τα έτη 2014, 2017 και 2020 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 20

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων αιχμής για το έτος 2014   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 21

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων αιχμής για το έτος 2017   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Διάγραμμα 22

Καμπύλες συναρτήσεων προσφοράς ενδεικτικών μονάδων αιχμής για το έτος 2020   (y σε €/Mwh, x σε GW)

Συγκρίνοντας τις καμπύλες προσφοράς των μονάδων αιχμής (Διαγράμματα 20, 21 και 22) με αυτές των μονάδων βάσης (Διαγράμματα 14, 15 και 16) και ενδιάμεσου φορτίου (Διαγράμματα 17, 18 και 19) παρατηρούμε ότι οι καμπύλες προσφοράς των μονάδων αιχμής παρουσιάζουν σαφώς μεγαλύτερη κλίση. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μονάδες αιχμής είναι οι ακριβότερες μονάδες του συστήματος και, εισερχόμενες τελευταίες στον ημερήσιο προγραμματισμό, δεν έχουν άμεσο ανταγωνισμό. Το γεγονός αυτό τους επιτρέπει να αυξήσουν την τιμή ανά μονάδα προσφερόμενης ενέργειας, με μόνο κριτήριο την κάλυψη του οριακού τους κόστους (στο παρόν μοντέλο και ενός ποσοστού του κεφαλαιουχικού τους κόστους) και την ικανοποίηση της εναπομείνασας ζήτησης.

Επιπλέον:

Από τα διαγράμματα προσφορών των μονάδων αιχμής διαπιστώνεται η σημαντικά μικρότερη συμμετοχή τους στην κάλυψη της ζήτησης σε σχέση με τις υπόλοιπες μονάδες η οποία γίνεται εμφανέστερη προοδευτικά από το 2014 έως το 2020.  Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο, γεγονός που μειώνει το μερίδιο ανταγωνισμού με συνέπεια να εκτοπίζει τις ακριβότερες μονάδες.

Έχοντας να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μείωσης του ποσοστού διείσδυσης τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι μονάδες αιχμής, προκειμένου να καλύψουν το κόστος τους, αυξάνουν την τιμή στην οποία επιλέγουν να διαθέσουν την παραγόμενη ενέργειά τους. Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται ότι η αύξηση, συγκριτικά με τις αντίστοιχες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν για τις άλλες μονάδες, είναι πολύ μικρή και ανέρχεται, περίπου, σε 5% τόσο για την περίοδο 2014 έως  2017 όσο και για την περίοδο 2017 έως 2020, ενώ οι τιμές εισαγωγής στον ημερήσιο προγραμματισμό κυμαίνονται από τα 95 έως 107 €/Mwh  για το 2017 και φτάνουν τα 105 έως και τα 116 €/Mwh  περίπου για το 2020.

Στο μοντέλο δεν έχουν υπολογιστεί οι ώρες κατά τις οποίες κάποιες μονάδες δεν λειτουργούν λόγω εργασιών συντήρησης και επηρεάζουν τις μικρές ποσότητες εγχεόμενης ενέργειας από τις μονάδες αιχμής. Τις ώρες αυτές, κάποιες πιο ακριβές μονάδες μπορούν να συμπεριληφθούν στην Κατανομή Φορτίου και να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Επίσης στο μοντέλο δεν έχει συμπεριληφθεί η δυνατότητα πώλησης επικουρικών υπηρεσιών, δηλαδή η δυνατότητα που έχει μια Μονάδα, εκτός από την πώληση της ενεργούς ισχύος, να διαθέσει στο Σύστημα κάποια από την ισχύ της ως εφεδρεία, με αποτέλεσμα να λαμβάνει έσοδα, ακόμη κι όταν δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατανομή του φορτίου.

Τέτοιου είδους περιορισμοί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί ούτε τεχνικά ελάχιστα του συστήματος ούτε το κριτήριο επιλογής ένταξης των μονάδων βάσει της γεωγραφικής τους θέσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία διαφορετική κατανομή του φορτίου

7.6.  Καμπύλες αθροιστικής προσφοράς συστήματος σε φορτία βάσης, ενδιαμέσου φορτίου και φορτίου αιχμής.

Ακολουθούν 3 διαγράμματα (Διάγραμμα 23, 24 και 25) της αθροιστικής προσφοράς των μονάδων σε περιπτώσεις φορτίου βάσης, σε ενδιάμεσο φορτίο και σε φορτίο αιχμής για τα έτη 2014, 2017 και 2020 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 23

Αθροιστική προσφορά των μονάδων σε περιπτώσεις φορτίου βάσης, σε ενδιάμεσο φορτίο και φορτίο αιχμής για το έτος 2014

Διάγραμμα 24

Αθροιστική προσφορά των μονάδων σε περιπτώσεις φορτίου βάσης, σε ενδιάμεσο φορτίο και φορτίο αιχμής για το έτος 2017

Διάγραμμα 25

Αθροιστική προσφορά των μονάδων σε περιπτώσεις φορτίου βάσης, σε ενδιάμεσο φορτίο και φορτίο αιχμής για το έτος 2020

Παρατηρώντας τη μορφή των διαγραμμάτων της αθροιστικής συνάρτησης προσφοράς διαπιστώνεται ότι η μορφή των καμπύλων προσφοράς για τα τρία εξεταζόμενα έτη είναι όμοιες. Ωστόσο, αριθμητικά παρουσιάζουν διαφορές που οφείλονται σε παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα το κόστος των εντασσόμενων στον ανταγωνισμό μονάδων και κυρίως στην επίδραση της τιμής άνθρακα και δευτερευόντως στις τιμές καύσιμων.

Έτσι η μεγάλη αύξηση της τιμής φυσικού αερίου που παρατηρείται κατά την περίοδο 2017 έως 2020, απεικονίζεται στα παραπάνω διαγράμματα κατά τη μελέτη του φορτίου βάσης, όπου παρατηρείται μια κατακόρυφη προς τα πάνω μετατόπιση  της τάξης των 5 €/Mwh κατά την περίοδο 2014 έως 2017, ενώ διπλασιάζεται τα περίοδο 2017 έως 2020.

Μια άλλη αλλαγή που παρατηρείται κατά τη σχεδίαση των διαγραμμάτων, είναι η προσέγγιση της αθροιστικής καμπύλης προσφοράς για το ενδιάμεσο φορτίο με αυτήν του φορτίου αιχμής. Αυτό οφείλεται στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος των λιγνιτικών μονάδων, αυτών δηλαδή που συμμετέχουν στην κάλυψη ενδιάμεσων φορτίων, λόγω του κόστους του φόρου άνθρακα που καλούνται να καλύψουν, με αποτέλεσμα να εξομοιώνεται, σχεδόν, με το κόστος των μονάδων αιχμής.

7.7.  Οριακή  Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.)

Τα ενδεικτικά φορτία, η συχνότητα εμφάνισης αυτών μέσα στο έτος και η Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ.), όπως αυτή προέκυψε από την επίλυση του μοντέλου, παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το μοντέλο υπολογίζει σημεία η ένωση των οποίων είναι η συνάρτηση προσφοράς της κάθε μονάδας. Σημειώνεται ότι το μοντέλο δεν υπολογίζει την ακριβή συνάρτηση προσφοράς.

Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 26) παρουσιάζεται το πώς μεταβάλλεται η Ο.Τ.Σ. για τα διάφορα φορτία κατά τη διάρκεια των υπό εξέταση ετών 2014, 2017 και 2020. Και στις τρεις περιπτώσεις ως μέγιστη επιτρεπτή τιμή ορίστηκαν τα 150 €/Μwh.

Διάγραμμα 26

Μεταβολή της Οριακής Τιμής Συστήματος για τα διάφορα φορτία κατά τη διάρκεια των ετών  2014, 2017 και 2020

Ακολουθεί το Διάγραμμα 27 στο οποίο παρουσιάζεται η καμπύλη διάρκειας Ο.Τ.Σ. για τα έτη 2014, 2017 και 2020. Η καμπύλη διάρκειας Ο.Τ.Σ. είναι αντίστοιχη της καμπύλης διάρκειας φορτίου και δίνει πληροφορίες σχετικά με το πλήθος των Περιόδων Κατανομής κατά τις οποίες επικράτησε στην αγορά η συγκεκριμένη Ο.Τ.Σ.

Διάγραμμα 27

Καμπύλη διάρκειας Οριακής Τιμής Συστήματος για τα έτη 2014, 2017 και 2020

Παρατηρούμε ότι η μορφή της καμπύλης της Ο.Τ.Σ. για τις τρεις περιπτώσεις είναι σχεδόν όμοια με τη διαφορά ότι η καμπύλη των ετών 2017 και 2020 είναι μετατοπισμένη κατακόρυφα, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση του επιπέδου τιμών. Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, αφού οι προσφορές των μονάδων προσαρμόζονται στην αύξηση των λειτουργικών τους δαπανών που προέρχονται από τις αυξήσεις τόσο των καυσίμων όσο και των τιμών άνθρακα.

Παρά την αυξητική τάση της Ο.Τ.Σ. εξαιτίας των ρυθμών αύξησης της ζήτησης ενέργειας και τα επιπλέον μεταβλητά κόστη των μονάδων παραγωγής, τα επίπεδά της δεν αυξάνονται αντίστοιχα, αλλά συγκρατούνται λόγω της διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Με τη συμμετοχή τους, οι Α.Π.Ε. καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης εκτοπίζοντας τις ακριβότερες μονάδες από τον ημερήσιο προγραμματισμό.

Για το 2014, με δεδομένες τις προγραμματισμένες εγκαταστάσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής για το διασυνδεδεμένο σύστημα, η Ο.Τ.Σ. δεν θα υπερβαίνει τα 90 €/Μwh, ενώ κάτω από τα 100 €/Μwh θα είναι τα επίπεδα Ο.Τ.Σ. για το 60% της διάρκειας του έτους 2017, και 55% για το έτος 2020 αντίστοιχα.

8

Συμπεράσματα

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να επιτύχει τον στόχο  20-20-20 είναι φιλόδοξες αλλά πραγματοποιήσιμες. Η μαζική και ταχεία ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής της χώρας φαντάζει μονόδρομος για την επίτευξη του στόχου.

Η εφαρμογή τόσο του μοντέλου PRIMES όσο και του μοντέλου ισορροπίας συναρτήσεων προσφοράς, παρά τις παραδοχές όσον αφορά σε κάποια βασικά στοιχεία της αγοράς, παρέχει σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστα αποτελέσματα από τα οποία εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια.

Σε τεχνικό επίπεδο, η εκτόπιση των συμβατικών μονάδων, και ιδίως των ακριβότερων εξ αυτών, από τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδηγεί στη μείωση της συμμετοχής τους σε υψηλές τιμές φορτίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι μονάδες αιχμής να μην εισέρχονται στον ημερήσιο προγραμματισμό για πολλές ώρες του έτους. Επιπρόσθετα, η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών και η παροδική αύξηση του ποσοστού μεριδίου αγοράς που λαμβάνουν οδηγεί και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των θερμικών μονάδων και, θεωρητικά, σε μείωση των τιμών πώλησης ενέργειας. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικές μονάδες θα είναι σημαντική μετά το 2013 λόγω των πληρωμών για τα δικαιώματα εκπομπής CO2 στο πλαίσιο του μηχανισμού ETS, κόστος το οποίο θα μετακυληθεί στους καταναλωτές, αυξάνοντας τελικά τις τιμές.

Για το λόγο αυτό καθίσταται περισσότερο επιτακτική η ανάγκη αφενός για εξοικονόμηση ενέργειας και, αφετέρου, για περαιτέρω χρηματοδότηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Στην προοπτική του 2020, οι Α.Π.Ε. θα εξοικονομούν όχι μόνο καύσιμο αλλά και  πληρωμές για δικαιώματα εκπομπής CO2, τα οποία θα είναι η βασική αιτία αύξησης του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής. Επιπλέον, με την ένταξή τους στο σύστημα ενέργειας οι Α.Π.Ε. συνεισφέρουν κατά ένα ποσοστό στην κάλυψη ισχύος.

Η χρήση νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών μορφών ενέργειας θα οδηγήσει σε πτώση κοντά στο 40% των εκπομπών CO2 εξοικονομώντας περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ από την πληρωμή φόρων στο σύστημα ETS.

Βιβλιογραφία & αναφορές

Anderson E. J., Hu X., «Finding supply function equilibria with asymmetric firms», Mimeo, Australian graduate school of management, 2005.

Anderson E.J., Philpott A. B., «Using supply functions for offering generation into an electricity market», Operations research. 2002.

Anderson, E.J., H. Xu.,  «Supply function equilibrium in electricity spot markets with contracts and price caps», Journal of optimization theory and applications.

Baldick R., «Computing the electricity market equilibrium uses of market equilibrium models».

Baldick R., Hogan W., «Capacity constrained supply function equilibrium models of electricity markets: stability, non-decreasing constraints, and function space iterations», University of California energy institute, Berkeley, ca. Working paper pwp-089 (revised).

Bushnell J.,  «A mixed complementarity model of hydro-thermal electricity competition in the Western U.S», Operations research, 2002.

Day C. J., Bunn D. W., «Divestiture of generation assets in the electricity pool of England and Wales: a computational approach to analyzing market power», Journal of regulatory economics,  2001, 19(2).

Grossman S., «Nash equilibrium and the industrial organization of markets with large fixed costs», Econometrica. 1981.

Hobbs B. F., Metzler C. B., Pang J. S.,  «Strategic gaming analysis for electric power systems: an mpec approach. Ieee transactions on power systems», May 2000.

Klemperer P., Meyer M., «Price competition vs. quantity competition: the role of uncertainty», Rand journal of economics 1986.

Klemperer P., Meyer M., «Supply function equilibria in oligopoly under uncertainty», Econometrica. 1989.

Ramos A, Ventosa M., Rivier M., «Modeling competition in electric energy markets by equilibrium constraints», Utilities policy, 1998.

Rudkevich A., «On the supply function equilibrium and its applications in electricity markets», Decision support systems. 2005.

Rudkevich A., «Supply function equilibrium in power markets: learning all the way», Tabors Caramanis and associates. December 1999. Tca technical report.

Sioshansi R., Oren S., «How good are supply function equilibrium models: an empirical analysis of the ercot balancing market», Journal of regulatory economics 2007.

Γαβριήλ Β., Γιαννακόπουλος, Βοβός Ν. «Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας», εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.

Κάπρος Π. / Καθηγητής ΕΜΠ, «Σημειώσεις οικονομικής ανάλυσης – μέρος β’»  - 2003

Κάπρος Π., Ντελκής Κ., «Οικονομική ανάλυση επιχειρήσεων»,  εκδόσεις ΕΜΠ - 2007.

Λαμπρίδης Δ., Ντοκόπουλος Π., Παπαγιάννης Γ., «Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας», εκδόσεις Ζήτη, 2006.

Μπακιρτζής Α. «Οικονομική λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας», εκδόσεις Ζήτη, - 1998.

Παπαδιάς Β, Κονταξής Γ. «Ηλεκτρική οικονομία», εκδόσεις ΕΜΠ – 2003.

Theses

Αποστολόπουλου Αλ., Κεσίδου Ελ., Μουταφιδης Ι. «Προσομοίωση  αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε βραχυχρόνια περίοδο», Διπλωματική εργασία, ΑΠΘ – 2009.

Γκουντής Β. «Βέλτιστες στρατηγικές προσφορών για παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας & ανάλυση της αγοράς με θεωρία παιγνίων», Διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ – 2005.

Ζωγανάς Ν. «Εξέταση και ανάλυση μεθοδολογιών  για τον προσδιορισμό  μειώσεων εκπομπών από έργα  των ευέλικτων μηχανισμών  του Πρωτόκολλου του Κιότο», Διπλωματική εργασία, , ΕΜΠ – 2004.

Κοσσυβάκης Δ. «Διερεύνηση του προβλήματος της ένταξης των θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», Διπλωματική, ΕΜΠ – 2005.

Κωνσταντακόπουλου Γ. «Διερεύνηση και αποτίμηση της βιωσιμότητας ενεργειακών τεχνολογικών επιλογών στο πλαίσιο της κλιματικής  αλλαγής», Διπλωματική εργασία, ΕΜΠ – 2010.

Ντάγια Παν. «Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός διαχείρισης δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων», Διπλωματική εργασία, ΑΠΘ – 2009.

Ρουμπάνη Μ. «Μοντέλα ανταγωνισμού στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», Διπλωματική, ΕΜΠ – 2009.

Σκοτεινός Ηρ. «Οικονομική αποτίμηση της λειτουργίας του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ηπειρωτικού δικτύου της Ελλάδας µε 9μεγάλο ποσοστό διείσδυσης αιολικής ενέργειας», Διπλωματική, ΕΜΠ – 2004.

Τζορμπάκη Δημ. «Επιδράσεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής της εε-25 από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών co2», Διπλωματική, ΕΜΠ – 2005.

Χαλβατζής Κ. «Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική: Ηλεκτροπαραγωγή και φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Ελλάδα», Διατριβή, 2007.

Αrticles

Annalisa d’Orazio & Clara Poletti, «The Italian energy policy: changing priorities», European review of energy markets- volume 3, issue 1, April 2009

C. K.  Simoglou, P. N. Biskas, A. G. Bakirzis, «Marginal price of the Greek electricity market».

Evangelos Dialynas,  «Competitive electric energy market in Greece», NTUA / Greece.

Gabriella Németh, László Szabó, Juan Carlos Císcar & Antonio Soria, «Recent trends and outlook of the Spanish energy system», European review of energy markets- volume 3, issue 1, April 2009.

Jayant Sathaye and Amol Phadke,  «Cost and carbon emissions of coal and combined cycle power plants in India:  Implications for costs of climate mitigation projects in a nascent market», Ernest Orlando Lawrence Berkeley national laboratory - 2004

P. Capros , L. Mantzos , L. Parousos , N. Tasios , «Analysis of the EU policy package on climate change and renewable»,  Ger klaassen B., N. Tom Van Ireland b - Energy policy .

P. Capros, L. Mantzos, l. Vouyoukas and D. Petrellis, «European energy and co2  emissions trends to 2020 - PRIMES model v.2», NTUA – 1999.

Paul Bulteel & Pantelis Capros, «Untying the energy knot of supply security, climate change, economic competitiveness: The role of electricity», European review of energy markets - volume 3, issue 1, April 2009.

Π. Κάπρος, Λ. Μάντζος, Ν. Τάσιος , Ξ. Χανιώτη, Alexia de Vita, Λ. Παρούσος, Ν. Κουβαριτάκης, Π. Φράγκος, «Μακροχρόνιες ενεργειακές προοπτικές   / Οι προκλήσεις για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα με ορίζοντα το 2050», ΙΟΒΕ/ e3mlab .

Παντελής  Κάπρος / Καθηγητής ΕΜΠ  –e3mlab, «Η πρόκληση της πολιτικής 20-20-20 για την αγορά ενέργειας στην Ελλάδα», ΙΕΝΕ – 2010.

Παντελής Κάπρος / Καθηγητής ΕΜΠ  –e3mlab, «Μακροχρόνια ενεργειακά σενάρια για την Ελλάδα», 2010

Παντελής Κάπρος / Καθηγητής ΕΜΠ  –e3mlab, «Μακροχρόνιες ενεργειακές προοπτικές για την Ελλάδα - Σενάρια με το μοντέλο PRIMES», Μελέτη για το ΙOBE – 2011.

Παντελής κάπρος / Καθηγητής ΕΜΠ –e3mlab, «Βασικά συμπεράσματα μελέτης εργαστηρίου ενεργειακής οικονομίας», ΕΣΗΑΠΕ – 2011.

Παντελής Κάπρος / Πρόεδρος ΡΑΕ, «Νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Επισκόπηση των κωδίκων σύµφωνα µε την πρόταση της ΡΑΕ».

Laws, regulatory acts and reports

2009/29/εκ  «Οδηγία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου».

2003/87/εκ  «Οδηγία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου».

«Σχέδιο νόμου για την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου µε τις προβλέψεις των οδηγιών 2009/72 και 2009/73  («3η  ενεργειακή δέσμη»)», Ενημερωτικό σημείωμα, Ιούλιος 2011.

«Πρωτόκολλο του Κιότο».

«Νέος κώδικας διαχείρισης του συστήματος και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας», ΦΕΚ 655 - 17/5/2005.

«Μητρώο επιχειρήσεων 2011», ΔΕΣΜΗΕ - 2011.

«Μηνιαίο δελτίο  ισοζυγίου ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα», Ιανουάριος – ΔΕΣΜΗΕ - Ιούλιος 2011.

«Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός της Ελλάδος για την περίοδο 2001-2010», Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

«Ετήσια έκθεση της υπηρεσίας Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ  για το έτος 2010», ΥΠΕΚΑ – 2011.

«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής» Νόμος υπ’ αριθ. 3851/  τ. Α / ΦΕΚ  85/ 4 Ιουνίου 2010.

«Επιδράσεις και αναγκαίες προσαρμογές για τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή», ΙΟΒΕ- 2011.

«Έκθεση ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», Grant Thornton project finance, 2005

«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ΣΗΘΥΑ», ΔΕΣΜΗΕ / Συνοπτικό πληροφοριακό δελτίο, 2010.

«Ανάλυση ενεργειακών σεναρίων  διείσδυσης των τεχνολογιών Α.Π.Ε. στο ενεργειακό σύστημα και Επίτευξης των εθνικών στόχων του 2020 με χρήση των μοντέλων markal, enpep, wasp, cost», Επιτροπή 20-20-20 – 2010.

«Ucte system adequacy forecast 2005-2015», union for the co-ordination of transmission of electricity (ucte), January 2005.

«The Ιea's monthly electricity statistics», December 2010.

«The new natural gas market & the role of regulator», Hassan özkoç/ energy market regulatory authority of turkey (emra), may 2004.

«Seci regional electricity interconnection planning study», seci interconnection study task group (istg), February 2004.

«Renewable energy resource assessment: stage 1», black & vetch (bv) for the European bank for reconstruction and development (ebrd), April 2003.

«Regional electricity markets in ect area», energy charter secretariat, October 2003.

«Key world energy statistics», international energy agency (iea), 2005.

«International energy outlook 2004», energy information administration/ office of integrated analysis and forecasting/ U.S. Department of energy, April 2004.

«Climate change and a European low-carbon energy system»,  Issn 1725-9177, Eea report  no 1/2005, Copenhagen 2005.

Ιστοσελίδες

Http://www.eia.doe.gov/

Http://www.worldbank.org/

Http://europa.eu.int/comm/energy/

Http://www.ebrd.com/

Http://www.seercon.org/

Http://www.erranet.org/

Http://www.gte2.be/

Http://www.stabilitypact.org/energy/

Http://www.inogate.org/

Http://www.eva.ac.at/enercee/

www.dei.gr

www.cres.gr

www.energa.gr

www.elpe.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1.511 γραμμών με τιμές Ο.Τ.Σ ανά φορτίο

| Hrs per year | 2014 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | load (Mw) | price (€/Mwh) | load (Mw) | price (€/Mwh) | load (Mw) | price (€/Mwh) |
| 4 | 6845,1566 | 44,01865576 | 6841,10 | 46,00606305 | 6904,619 | 47,45072043 |
| 4 | 6829,4543 | 43,94608615 | 6831,73 | 45,98452506 | 6888,7802 | 47,41267107 |
| 3 | 6825,8461 | 43,92946504 | 6822,60 | 45,96355929 | 6885,1407 | 47,4504704 |
| 2 | 6820,1093 | 43,90308055 | 6821,25 | 45,96046502 | 6879,3541 | 47,422687 |
| 4 | 6817,0878 | 43,88920458 | 6818,73 | 45,95469037 | 6876,3063 | 47,42009654 |
| 2 | 6813,926 | 43,87470016 | 6807,04 | 45,92790223 | 6873,1171 | 47,47764814 |
| 3 | 6807,857 | 43,84690209 | 6795,99 | 45,90259098 | 6866,9954 | 47,51224973 |
| 1 | 6803,6282 | 43,82756673 | 6795,36 | 45,90115151 | 6862,7298 | 47,4893213 |
| 1 | 6801,4972 | 43,81783411 | 6775,74 | 45,85633926 | 6860,5804 | 47,60574274 |
| 2 | 6800,4566 | 43,81308354 | 6774,36 | 45,85320635 | 6859,5306 | 47,60816322 |
| 2 | 6799,9527 | 43,81078427 | 6758,82 | 45,81778929 | 6859,0224 | 47,70768879 |
| 2 | 6798,4991 | 43,80415254 | 6755,25 | 45,80966027 | 6857,5561 | 47,72194881 |
| 5 | 6793,8655 | 43,78303592 | 6749,58 | 45,79674289 | 6852,8823 | 47,72970874 |
| 2 | 6793,7565 | 43,78253946 | 6746,59 | 45,7899429 | 6852,7724 | 47,7487285 |
| 2 | 6792,7753 | 43,77807218 | 6743,46 | 45,78283007 | 6851,7826 | 47,76306264 |
| 5 | 6792,6844 | 43,77765862 | 6737,45 | 45,76918421 | 6851,691 | 47,80204216 |
| 2 | 6786,4816 | 43,74945414 | 6733,27 | 45,75968177 | 6845,4343 | 47,78982552 |
| 4 | 6774,7862 | 43,69643848 | 6731,16 | 45,75489525 | 6833,6373 | 47,72872851 |
| 1 | 6772,6057 | 43,68657783 | 6730,13 | 45,75255809 | 6831,4379 | 47,72152491 |
| 5 | 6769,444 | 43,67229309 | 6729,63 | 45,75142671 | 6828,2487 | 47,70453648 |
| 4 | 6763,9746 | 43,64761899 | 6728,19 | 45,74816279 | 6822,7318 | 47,67893565 |
| 4 | 6762,7935 | 43,64229683 | 6723,60 | 45,73776282 | 6821,5404 | 47,70150367 |
| 2 | 6759,8862 | 43,62920541 | 6723,50 | 45,73751819 | 6818,6078 | 47,68357576 |
| 5 | 6759,8343 | 43,62897176 | 6722,53 | 45,73531661 | 6818,5555 | 47,68962264 |
| 2 | 6758,4325 | 43,62266466 | 6722,44 | 45,73511277 | 6817,1416 | 47,6812277 |
| 4 | 6755,5252 | 43,60959304 | 6716,30 | 45,72120151 | 6814,209 | 47,70289851 |
| 2 | 6753,8535 | 43,60208285 | 6704,72 | 45,69500008 | 6812,5228 | 47,76808165 |
| 3 | 6752,8822 | 43,59772122 | 6702,56 | 45,69011913 | 6811,543 | 47,77599149 |
| 2 | 6752,3104 | 43,59515423 | 6699,44 | 45,68304401 | 6810,9662 | 47,7928155 |
| 4 | 6748,6203 | 43,57860088 | 6694,02 | 45,6708112 | 6807,2441 | 47,8045829 |
| 4 | 6743,3508 | 43,55499907 | 6692,85 | 45,66817061 | 6801,9288 | 47,77844914 |
| 4 | 6742,733 | 43,5522348 | 6689,98 | 45,66167231 | 6801,3056 | 47,79330275 |
| 1 | 6738,8081 | 43,53468749 | 6689,92 | 45,66155628 | 6797,3467 | 47,76847893 |
| 4 | 6738,154 | 43,53176528 | 6688,54 | 45,658424 | 6796,6868 | 47,77335369 |
| 2 | 6736,0825 | 43,52251602 | 6685,66 | 45,6519291 | 6794,5974 | 47,77887676 |
| 1 | 6735,3193 | 43,51911009 | 6684,01 | 45,64819555 | 6793,8276 | 47,78479197 |
| 2 | 6733,456 | 43,51079812 | 6683,04 | 45,6460266 | 6791,9481 | 47,77912562 |
| 2 | 6729,9044 | 43,49497031 | 6682,48 | 45,64474987 | 6788,3656 | 47,76005455 |
| 3 | 6729,2932 | 43,49224844 | 6678,83 | 45,63651278 | 6787,7491 | 47,77997741 |
| 2 | 6728,4508 | 43,48849763 | 6673,61 | 45,6247563 | 6786,8994 | 47,80859979 |
| 2 | 6725,18 | 43,47394617 | 6673,00 | 45,62337844 | 6783,6002 | 47,79162051 |
| 3 | 6724,1504 | 43,46936861 | 6669,12 | 45,61462737 | 6782,5616 | 47,81034151 |
| 2 | 6720,6374 | 43,45376352 | 6668,47 | 45,61316926 | 6779,0181 | 47,79204085 |
| 4 | 6718,3908 | 43,4437942 | 6666,42 | 45,60855268 | 6776,752 | 47,79099658 |
| 3 | 6718,3115 | 43,44344249 | 6665,66 | 45,60685212 | 6776,672 | 47,79540823 |
| 4 | 6716,4581 | 43,43522396 | 6663,82 | 45,60270076 | 6774,8025 | 47,79553722 |
| 2 | 6715,29 | 43,43004698 | 6660,30 | 45,59479074 | 6773,6242 | 47,81093133 |
| 2 | 6709,0989 | 43,40264453 | 6659,70 | 45,59342982 | 6767,3794 | 47,77518152 |
| 1 | 6698,1056 | 43,35413406 | 6658,87 | 45,59155412 | 6756,2906 | 47,71013663 |
| 2 | 6696,8337 | 43,34853346 | 6655,63 | 45,58427381 | 6755,0076 | 47,72304063 |
| 2 | 6692,0267 | 43,32739039 | 6654,61 | 45,58198245 | 6750,1588 | 47,69885347 |
| 1 | 6688,4052 | 43,31148566 | 6651,13 | 45,57416702 | 6746,5059 | 47,69824146 |
| 1 | 6685,3861 | 43,2982418 | 6648,91 | 45,5691708 | 6743,4606 | 47,69333595 |
| 2 | 6682,6605 | 43,28629776 | 6648,83 | 45,56899449 | 6740,7113 | 47,67637377 |
| 1 | 6682,1153 | 43,28391035 | 6647,00 | 45,56487367 | 6740,1614 | 47,68479528 |
| 1 | 6680,589 | 43,27722806 | 6645,84 | 45,56227698 | 6738,6218 | 47,68251929 |
| 1 | 6679,3897 | 43,27198024 | 6639,71 | 45,54852067 | 6737,4121 | 47,714604 |
| 1 | 6678,8446 | 43,26959561 | 6628,83 | 45,52411916 | 6736,8623 | 47,78164231 |
| 1 | 6677,7544 | 43,26482775 | 6627,58 | 45,52129793 | 6735,7626 | 47,78280684 |
| 2 | 6675,3013 | 43,25410683 | 6625,04 | 45,5156234 | 6733,2882 | 47,78348055 |
| 5 | 6674,6514 | 43,25126783 | 6622,82 | 45,51063983 | 6732,6326 | 47,79371492 |
| 2 | 6674,6119 | 43,25109546 | 6619,23 | 45,50261442 | 6732,5928 | 47,81665061 |
| 2 | 6674,0872 | 43,248804 | 6616,25 | 45,49592645 | 6732,0635 | 47,83260944 |
| 8 | 6673,8966 | 43,24797174 | 6613,55 | 45,4898908 | 6731,8712 | 47,848824 |
| 8 | 6672,6146 | 43,24237567 | 6613,01 | 45,48868391 | 6730,5782 | 47,84409281 |
| 4 | 6672,3031 | 43,24101626 | 6611,50 | 45,48530504 | 6730,264 | 47,85185648 |
| 2 | 6671,6093 | 43,23798904 | 6610,31 | 45,48265065 | 6729,5641 | 47,85507643 |
| 9 | 6670,1226 | 43,23150467 | 6609,77 | 45,48144424 | 6728,0645 | 47,84903095 |
| 3 | 6666,4885 | 43,21566851 | 6608,69 | 45,47903165 | 6724,3988 | 47,8327035 |
| 3 | 6664,944 | 43,20894439 | 6606,43 | 45,47397314 | 6722,8409 | 47,83741312 |
| 3 | 6663,4973 | 43,20264961 | 6606,27 | 45,4736045 | 6721,3816 | 47,82920422 |
| 3 | 6659,947 | 43,18721542 | 6605,62 | 45,4721668 | 6717,8005 | 47,81059807 |
| 6 | 6658,1299 | 43,17932364 | 6605,58 | 45,47207951 | 6715,9677 | 47,79920218 |
| 3 | 6658,1299 | 43,17932364 | 6605,06 | 45,47091893 | 6715,9677 | 47,80255405 |
| 2 | 6652,9513 | 43,15686037 | 6604,88 | 45,47049737 | 6711,9325 | 47,77812776 |
| 3 | 6648,3177 | 43,13679717 | 6603,61 | 45,46766232 | 6710,744 | 47,77876235 |
| 9 | 6641,7763 | 43,10852974 | 6603,30 | 45,4669735 | 6706,0702 | 47,7510492 |
| 2 | 6638,233 | 43,09324612 | 6602,61 | 45,4654394 | 6699,4719 | 47,71354669 |
| 6 | 6638,194 | 43,09307828 | 6601,14 | 45,46215247 | 6695,8978 | 47,70032509 |
| 8 | 6637,7787 | 43,0912881 | 6597,54 | 45,45412025 | 6695,8586 | 47,72326932 |
| 2 | 6633,9628 | 43,07485346 | 6596,02 | 45,45070764 | 6695,4396 | 47,73046047 |
| 2 | 6630,6694 | 43,06068709 | 6594,58 | 45,44751178 | 6692,9624 | 47,72394475 |
| 2 | 6630,0561 | 43,05805108 | 6591,07 | 45,43967119 | 6691,5906 | 47,73786313 |
| 9 | 6629,2384 | 43,05453732 | 6589,27 | 45,4356596 | 6688,2686 | 47,7283319 |
| 9 | 6628,7156 | 43,05229122 | 6589,27 | 45,4356596 | 6687,65 | 47,7244007 |
| 4 | 6627,3305 | 43,04634261 | 6584,15 | 45,42423142 | 6686,8252 | 47,75214703 |
| 8 | 6624,6957 | 43,03503545 | 6579,56 | 45,4140123 | 6684,9007 | 47,76941038 |
| 9 | 6623,7872 | 43,03113895 | 6573,09 | 45,39959512 | 6682,243 | 47,79412403 |
| 9 | 6622,9695 | 43,02763319 | 6569,58 | 45,3917906 | 6681,3266 | 47,81081803 |
| 3 | 6622,1518 | 43,02412848 | 6569,54 | 45,39170485 | 6680,5018 | 47,80582381 |
| 2 | 6621,8793 | 43,02296048 | 6569,13 | 45,39079026 | 6679,677 | 47,80322088 |
| 3 | 6619,6079 | 43,01323162 | 6565,36 | 45,38238962 | 6679,4021 | 47,82570874 |
| 9 | 6619,1327 | 43,01119707 | 6562,10 | 45,37514221 | 6677,111 | 47,83205468 |
| 2 | 6618,8811 | 43,01012009 | 6561,49 | 45,37379302 | 6676,6316 | 47,83289997 |
| 7 | 6618,336 | 43,00778698 | 6560,68 | 45,37199425 | 6676,3779 | 47,83647552 |
| 3 | 6617,1367 | 43,00265578 | 6558,79 | 45,36779781 | 6675,828 | 47,8450848 |
| 9 | 6616,7006 | 43,00079045 | 6556,18 | 45,36200434 | 6674,6183 | 47,85410599 |
| 3 | 6616,7006 | 43,00079045 | 6555,28 | 45,36000702 | 6674,1784 | 47,8570706 |
| 15 | 6616,7006 | 43,00079045 | 6554,48 | 45,35820962 | 6674,1784 | 47,86225405 |
| 4 | 6615,8086 | 42,99697592 | 6553,67 | 45,3564124 | 6674,1784 | 47,86743687 |
| 8 | 6615,2469 | 42,99457481 | 6553,40 | 45,35581337 | 6673,2787 | 47,86344621 |
| 9 | 6610,9768 | 42,97633546 | 6551,15 | 45,35082221 | 6672,7121 | 47,87423867 |
| 2 | 6610,886 | 42,9759477 | 6550,68 | 45,34977808 | 6668,4049 | 47,84987662 |
| 4 | 6609,9089 | 42,97177834 | 6550,43 | 45,34922532 | 6668,3133 | 47,85088807 |
| 3 | 6609,3415 | 42,96935773 | 6549,89 | 45,34802776 | 6666,7554 | 47,84444041 |
| 4 | 6606,9565 | 42,95918935 | 6548,70 | 45,34539339 | 6664,3497 | 47,83674831 |
| 6 | 6605,5801 | 42,95332478 | 6548,27 | 45,34443553 | 6662,9613 | 47,83068675 |
| 4 | 6604,0538 | 42,94682496 | 6548,27 | 45,34443553 | 6661,4217 | 47,82090242 |
| 8 | 6601,2555 | 42,93491808 | 6548,27 | 45,34443553 | 6658,5991 | 47,80296448 |
| 16 | 6599,3558 | 42,92684186 | 6547,39 | 45,34247644 | 6656,6829 | 47,79643561 |
| 2 | 6595,8497 | 42,91195078 | 6546,83 | 45,34124305 | 6653,1464 | 47,77751637 |
| 9 | 6594,301 | 42,90537956 | 6542,61 | 45,3318684 | 6651,5843 | 47,79461626 |
| 10 | 6594,2415 | 42,9051273 | 6542,52 | 45,33166899 | 6651,5243 | 47,79480991 |
| 7 | 6591,625 | 42,89403332 | 6540,99 | 45,3282794 | 6648,885 | 47,78780813 |
| 7 | 6590,0391 | 42,8873149 | 6538,63 | 45,32304673 | 6647,2854 | 47,79272623 |
| 14 | 6589,9896 | 42,88710502 | 6537,27 | 45,32002743 | 6647,2354 | 47,80111149 |
| 3 | 6586,5144 | 42,87239624 | 6535,76 | 45,31667988 | 6643,73 | 47,78848333 |
| 14 | 6585,7195 | 42,86903414 | 6532,99 | 45,31054434 | 6642,9282 | 47,80107074 |
| 5 | 6582,903 | 42,85713063 | 6531,11 | 45,30638033 | 6640,0872 | 47,79501673 |
| 9 | 6581,5402 | 42,85137532 | 6527,64 | 45,29869754 | 6638,7126 | 47,80842024 |
| 3 | 6580,1774 | 42,84562291 | 6526,10 | 45,29530513 | 6637,3379 | 47,80945942 |
| 3 | 6580,1453 | 42,8454876 | 6526,04 | 45,29517488 | 6637,3056 | 47,80962919 |
| 2 | 6577,8152 | 42,83565894 | 6523,46 | 45,28944457 | 6634,9552 | 47,81120313 |
| 3 | 6577,6698 | 42,83504606 | 6521,89 | 45,28597255 | 6634,8086 | 47,82027464 |
| 1 | 6577,4518 | 42,83412679 | 6521,84 | 45,28586406 | 6634,5886 | 47,81918945 |
| 3 | 6576,6589 | 42,83078465 | 6518,40 | 45,27825786 | 6633,7889 | 47,83601951 |
| 3 | 6575,9981 | 42,82800028 | 6517,61 | 45,27651833 | 6633,1224 | 47,83679499 |
| 14 | 6575,1804 | 42,82455556 | 6514,82 | 45,2703568 | 6632,2976 | 47,84930218 |
| 10 | 6572,2428 | 42,81218872 | 6513,47 | 45,26737618 | 6629,3344 | 47,83905663 |
| 8 | 6571,9097 | 42,81078714 | 6512,13 | 45,26439606 | 6628,9984 | 47,84550479 |
| 8 | 6567,6396 | 42,79283685 | 6512,09 | 45,26432595 | 6624,6912 | 47,81833391 |
| 6 | 6566,7674 | 42,78917391 | 6509,79 | 45,2592317 | 6623,8114 | 47,82741499 |
| 14 | 6566,3511 | 42,78742611 | 6509,64 | 45,25891394 | 6623,3915 | 47,82566169 |
| 13 | 6566,1529 | 42,78659392 | 6509,43 | 45,25843731 | 6623,1916 | 47,82576369 |
| 13 | 6563,614 | 42,77594089 | 6508,64 | 45,25670423 | 6620,6307 | 47,81448027 |
| 13 | 6563,2786 | 42,77453404 | 6507,99 | 45,25526012 | 6620,2923 | 47,81648876 |
| 9 | 6562,37 | 42,77072469 | 6507,18 | 45,25347321 | 6619,3759 | 47,81581081 |
| 15 | 6560,6438 | 42,76349049 | 6504,83 | 45,24827911 | 6617,6347 | 47,81970271 |
| 10 | 6559,9087 | 42,7604113 | 6504,47 | 45,24748521 | 6616,8932 | 47,81727666 |
| 10 | 6559,3369 | 42,75801667 | 6504,27 | 45,24705502 | 6616,3164 | 47,81484998 |
| 3 | 6558,3725 | 42,75397888 | 6503,94 | 45,24632733 | 6615,3436 | 47,81076299 |
| 6 | 6557,5548 | 42,75055668 | 6499,72 | 45,2370023 | 6614,5188 | 47,83237144 |
| 5 | 6556,192 | 42,74485533 | 6498,85 | 45,23509822 | 6613,1442 | 47,82911756 |
| 10 | 6555,7307 | 42,7429263 | 6498,44 | 45,23418952 | 6612,6789 | 47,82877696 |
| 14 | 6555,6469 | 42,7425756 | 6498,25 | 45,23375683 | 6612,5943 | 47,82948512 |
| 3 | 6555,6469 | 42,7425756 | 6495,73 | 45,22821592 | 6612,5943 | 47,84543706 |
| 14 | 6551,6213 | 42,72575505 | 6495,40 | 45,22748392 | 6608,5338 | 47,82173953 |
| 1 | 6551,2859 | 42,72435448 | 6494,50 | 45,22550156 | 6608,1955 | 47,82529586 |
| 9 | 6551,2859 | 42,72435448 | 6492,79 | 45,2217357 | 6608,1955 | 47,83613648 |
| 3 | 6549,4688 | 42,71677111 | 6492,07 | 45,2201323 | 6606,3626 | 47,82910395 |
| 13 | 6547,6187 | 42,70905517 | 6491,50 | 45,21888515 | 6604,4964 | 47,82083405 |
| 9 | 6544,1993 | 42,69480852 | 6490,55 | 45,21678183 | 6601,0473 | 47,80496886 |
| 6 | 6542,4998 | 42,6877345 | 6489,74 | 45,21499878 | 6599,333 | 47,7992068 |
| 3 | 6542,0188 | 42,68573323 | 6488,39 | 45,21202742 | 6598,8479 | 47,80467585 |
| 8 | 6541,771 | 42,68470242 | 6487,93 | 45,21102185 | 6598,5979 | 47,80598172 |
| 6 | 6541,4737 | 42,68346557 | 6487,85 | 45,21083902 | 6598,298 | 47,80460188 |
| 4 | 6540,3834 | 42,67893164 | 6487,85 | 45,21083902 | 6597,1983 | 47,79761308 |
| 7 | 6540,2017 | 42,67817617 | 6484,78 | 45,20407342 | 6597,015 | 47,81591983 |
| 9 | 6540,02 | 42,67742075 | 6483,87 | 45,20206559 | 6596,8317 | 47,82053329 |
| 13 | 6539,7293 | 42,67621218 | 6483,53 | 45,20133466 | 6596,5385 | 47,82077306 |
| 3 | 6537,5215 | 42,66703892 | 6483,53 | 45,20133466 | 6594,3115 | 47,80662073 |
| 13 | 6537,1127 | 42,665341 | 6481,73 | 45,19737602 | 6593,8991 | 47,81539175 |
| 7 | 6536,931 | 42,66458645 | 6479,90 | 45,19334631 | 6593,7159 | 47,82582265 |
| 13 | 6536,8401 | 42,6642092 | 6476,52 | 45,18590096 | 6593,6242 | 47,84666296 |
| 3 | 6534,5688 | 42,65478205 | 6474,84 | 45,18220167 | 6591,3331 | 47,84274622 |
| 9 | 6533,4785 | 42,65025988 | 6474,36 | 45,18115484 | 6590,2334 | 47,83876916 |
| 5 | 6532,0249 | 42,64423321 | 6474,12 | 45,18061558 | 6589,4058 | 47,83506081 |
| 13 | 6531,6615 | 42,64272706 | 6473,82 | 45,1799685 | 6589,0392 | 47,83459283 |
| 6 | 6530,5712 | 42,63820984 | 6472,74 | 45,17759608 | 6588,7671 | 47,83968903 |
| 6 | 6527,8819 | 42,6270753 | 6472,56 | 45,17720071 | 6588,4006 | 47,83849685 |
| 7 | 6527,096 | 42,62382359 | 6472,38 | 45,17680534 | 6587,3008 | 47,83264544 |
| 9 | 6522,6669 | 42,60551553 | 6472,10 | 45,17617278 | 6584,5882 | 47,81722616 |
| 6 | 6520,759 | 42,59763842 | 6469,91 | 45,17136999 | 6583,7955 | 47,82600462 |
| 13 | 6517,8517 | 42,58564614 | 6469,51 | 45,17048072 | 6579,3279 | 47,80017064 |
| 6 | 6516,7614 | 42,58115244 | 6469,33 | 45,17008551 | 6577,4034 | 47,78907709 |
| 13 | 6516,1936 | 42,5788127 | 6469,24 | 45,1698879 | 6574,4708 | 47,77100869 |
| 9 | 6515,5803 | 42,57628636 | 6466,99 | 45,16494854 | 6573,3711 | 47,77822776 |
| 7 | 6512,4004 | 42,5631962 | 6465,91 | 45,16257813 | 6572,7983 | 47,78140579 |
| 7 | 6510,4017 | 42,55497618 | 6464,47 | 45,15941809 | 6572,1797 | 47,78656352 |
| 4 | 6510,4017 | 42,55497618 | 6464,11 | 45,15862817 | 6568,9722 | 47,76845142 |
| 5 | 6507,2441 | 42,54200334 | 6463,03 | 45,15625861 | 6568,9694 | 47,77524825 |
| 6 | 6506,8807 | 42,54051125 | 6460,37 | 45,15041507 | 6566,9561 | 47,77925906 |
| 2 | 6504,0646 | 42,52895626 | 6459,59 | 45,14870778 | 6566,9561 | 47,78416881 |
| 4 | 6503,9564 | 42,52851244 | 6455,21 | 45,13908887 | 6560,564 | 47,77120586 |
| 9 | 6503,792 | 42,52783853 | 6453,32 | 45,13494696 | 6560,4548 | 47,78242119 |
| 6 | 6502,7699 | 42,52364808 | 6450,44 | 45,12863735 | 6560,2891 | 47,79950818 |
| 4 | 6502,4974 | 42,5225309 | 6449,37 | 45,12627184 | 6559,2581 | 47,79975676 |
| 5 | 6502,4065 | 42,52215853 | 6448,80 | 45,12503992 | 6558,9831 | 47,80155108 |
| 5 | 6502,0266 | 42,5206015 | 6448,20 | 45,12370955 | 6558,8915 | 47,80479318 |
| 5 | 6501,498 | 42,51843557 | 6445,05 | 45,11681295 | 6558,5083 | 47,82218263 |
| 2 | 6501,4071 | 42,51806334 | 6443,07 | 45,11247934 | 6557,9751 | 47,83125057 |
| 1 | 6500,0443 | 42,51248151 | 6443,07 | 45,11247934 | 6557,8834 | 47,83066817 |
| 6 | 6499,3175 | 42,50950572 | 6440,27 | 45,10634206 | 6556,5088 | 47,83957172 |
| 6 | 6499,3175 | 42,50950572 | 6436,80 | 45,09874688 | 6555,7756 | 47,85674026 |
| 6 | 6498,9541 | 42,50801814 | 6436,69 | 45,09851246 | 6555,7756 | 47,85741394 |
| 4 | 6497,5004 | 42,50206986 | 6436,53 | 45,09815648 | 6555,4091 | 47,85610731 |
| 4 | 6495,9399 | 42,49568788 | 6435,52 | 45,09594266 | 6553,9428 | 47,85315073 |
| 4 | 6495,6833 | 42,49463915 | 6435,25 | 45,09535235 | 6552,3687 | 47,84484346 |
| 3 | 6492,14 | 42,4801641 | 6435,16 | 45,09515558 | 6552,1099 | 47,84376446 |
| 3 | 6492,14 | 42,4801641 | 6434,78 | 45,09433277 | 6548,5358 | 47,82341525 |
| 5 | 6489,8687 | 42,47089554 | 6434,26 | 45,09318806 | 6548,5358 | 47,82670464 |
| 3 | 6486,9837 | 42,45913442 | 6434,17 | 45,09299132 | 6546,2448 | 47,81270996 |
| 6 | 6486,4163 | 42,45682276 | 6432,82 | 45,09004048 | 6542,7623 | 47,79905785 |
| 6 | 6484,7809 | 42,45016321 | 6432,10 | 45,08846691 | 6541,1128 | 47,7930961 |
| 13 | 6484,5083 | 42,44905369 | 6432,10 | 45,08846691 | 6540,8378 | 47,7913489 |
| 5 | 6483,6906 | 42,44572582 | 6431,74 | 45,08768017 | 6540,013 | 47,78836783 |
| 5 | 6482,6004 | 42,4412903 | 6430,30 | 45,08453359 | 6538,9133 | 47,79041993 |
| 3 | 6482,0553 | 42,43907323 | 6428,76 | 45,08115626 | 6538,3635 | 47,79662895 |
| 6 | 6481,5102 | 42,43685663 | 6428,51 | 45,08060115 | 6537,8136 | 47,79472941 |
| 5 | 6481,5102 | 42,43685663 | 6425,00 | 45,07293545 | 6537,8136 | 47,81675197 |
| 1 | 6479,3297 | 42,42799486 | 6425,00 | 45,07293545 | 6535,6142 | 47,80277436 |
| 3 | 6478,2394 | 42,42356676 | 6422,75 | 45,06802331 | 6534,5145 | 47,80989626 |
| 4 | 6476,0589 | 42,41471613 | 6419,33 | 45,0605595 | 6532,315 | 47,81735747 |
| 1 | 6475,4229 | 42,4121361 | 6417,72 | 45,05702513 | 6531,6735 | 47,82343191 |
| 3 | 6474,4236 | 42,40808303 | 6417,45 | 45,05643614 | 6530,6655 | 47,81871713 |
| 3 | 6470,6077 | 42,39262205 | 6416,64 | 45,05466928 | 6526,8164 | 47,79933076 |
| 6 | 6469,5175 | 42,3882088 | 6415,56 | 45,05231375 | 6525,7167 | 47,79910689 |
| 5 | 6468,8633 | 42,38556175 | 6415,02 | 45,05113611 | 6525,0569 | 47,79829565 |
| 14 | 6465,3122 | 42,37120367 | 6414,48 | 45,04995854 | 6523,6061 | 47,79245731 |
| 6 | 6464,4296 | 42,3676382 | 6414,48 | 45,04995854 | 6521,475 | 47,77891386 |
| 3 | 6463,7689 | 42,36496966 | 6412,32 | 45,04524908 | 6520,5847 | 47,78678045 |
| 2 | 6461,2498 | 42,35480211 | 6411,24 | 45,04289482 | 6519,9182 | 47,7893052 |
| 3 | 6461,1589 | 42,3544356 | 6409,08 | 45,03818727 | 6517,3772 | 47,78667418 |
| 2 | 6460,7955 | 42,35296967 | 6408,45 | 45,03681447 | 6517,2856 | 47,79003349 |
| 3 | 6458,0699 | 42,34198181 | 6407,47 | 45,03465744 | 6516,919 | 47,79389722 |
| 4 | 6456,8834 | 42,33720249 | 6403,69 | 45,02642396 | 6514,1697 | 47,80006367 |
| 2 | 6454,7991 | 42,3288117 | 6402,61 | 45,02407226 | 6512,973 | 47,79920949 |
| 4 | 6454,254 | 42,3266183 | 6401,96 | 45,02266139 | 6510,8706 | 47,78989876 |
| 1 | 6454,254 | 42,3266183 | 6398,73 | 45,01561547 | 6510,3207 | 47,80663009 |
| 1 | 6453,741 | 42,32455435 | 6398,45 | 45,01500438 | 6510,3207 | 47,80838416 |
| 3 | 6453,4363 | 42,32332908 | 6397,58 | 45,01310185 | 6509,8032 | 47,81055625 |
| 4 | 6452,0735 | 42,31784937 | 6396,92 | 45,01167763 | 6509,4959 | 47,81269142 |
| 3 | 6451,5284 | 42,31565829 | 6394,43 | 45,00624887 | 6508,1213 | 47,81953676 |
| 1 | 6450,9833 | 42,31346768 | 6394,34 | 45,00605311 | 6507,5714 | 47,8166042 |
| 6 | 6449,7373 | 42,30846232 | 6393,98 | 45,00527009 | 6507,0216 | 47,81535706 |
| 6 | 6447,9851 | 42,30142763 | 6391,28 | 44,9993986 | 6505,7647 | 47,82422035 |
| 3 | 6447,1674 | 42,29814641 | 6390,11 | 44,99684339 | 6503,9973 | 47,82032103 |
| 4 | 6445,6312 | 42,29198453 | 6388,04 | 44,99235544 | 6503,1725 | 47,82795793 |
| 7 | 6445,532 | 42,29158712 | 6387,50 | 44,99118186 | 6501,6229 | 47,82147761 |
| 3 | 6444,7144 | 42,28830903 | 6387,50 | 44,99118186 | 6501,523 | 47,82084226 |
| 5 | 6444,6235 | 42,28794487 | 6387,00 | 44,99007738 | 6500,6982 | 47,81876984 |
| 6 | 6443,7363 | 42,28438956 | 6386,70 | 44,98942163 | 6500,6065 | 47,82006903 |
| 3 | 6443,715 | 42,28430391 | 6385,35 | 44,98648833 | 6499,7117 | 47,82279859 |
| 3 | 6442,0111 | 42,27747895 | 6384,81 | 44,98531514 | 6499,6901 | 47,82602768 |
| 5 | 6441,5345 | 42,27557087 | 6384,27 | 44,98414204 | 6497,4907 | 47,81541589 |
| 6 | 6440,1717 | 42,27011649 | 6383,03 | 44,98146096 | 6496,116 | 47,81437215 |
| 3 | 6438,9906 | 42,2653917 | 6381,30 | 44,9776914 | 6494,9247 | 47,81761567 |
| 5 | 6438,9906 | 42,2653917 | 6380,49 | 44,97593255 | 6494,9247 | 47,82266154 |
| 3 | 6437,9003 | 42,2610323 | 6378,97 | 44,97262853 | 6493,825 | 47,82515112 |
| 3 | 6435,9924 | 42,25340781 | 6378,87 | 44,97241539 | 6491,9005 | 47,81353213 |
| 3 | 6435,7198 | 42,25231906 | 6378,06 | 44,97065708 | 6491,6255 | 47,81682888 |
| 2 | 6435,1747 | 42,25014191 | 6377,97 | 44,97046172 | 6491,0757 | 47,81389488 |
| 3 | 6434,6296 | 42,24796523 | 6377,10 | 44,96855424 | 6490,5258 | 47,81587219 |
| 3 | 6433,9883 | 42,24540502 | 6377,07 | 44,96850828 | 6489,8789 | 47,81189297 |
| 1 | 6432,5854 | 42,2398068 | 6374,92 | 44,96382091 | 6488,4638 | 47,81634533 |
| 3 | 6429,996 | 42,22948215 | 6373,57 | 44,96089196 | 6485,852 | 47,80814793 |
| 4 | 6429,4509 | 42,22730988 | 6372,40 | 44,95835393 | 6485,3022 | 47,81193296 |
| 6 | 6428,6696 | 42,22419709 | 6372,40 | 44,95835393 | 6484,514 | 47,80692432 |
| 1 | 6426,9979 | 42,21754038 | 6371,32 | 44,95601147 | 6482,8278 | 47,80292644 |
| 3 | 6426,7253 | 42,21645546 | 6369,43 | 44,95191293 | 6482,5529 | 47,81293352 |
| 3 | 6425,9076 | 42,2132014 | 6369,16 | 44,9513275 | 6481,7281 | 47,80937082 |
| 3 | 6424,8174 | 42,20886428 | 6368,62 | 44,95015671 | 6481,267 | 47,80979823 |
| 2 | 6424,3813 | 42,20712995 | 6368,08 | 44,948986 | 6480,6284 | 47,80909689 |
| 3 | 6424,0906 | 42,20597389 | 6367,45 | 44,94760879 | 6480,1885 | 47,81025077 |
| 3 | 6423,7271 | 42,20452901 | 6367,44 | 44,94758793 | 6479,8952 | 47,80844691 |
| 5 | 6423,7271 | 42,20452901 | 6366,06 | 44,94459654 | 6479,5286 | 47,81469543 |
| 4 | 6423,0003 | 42,20163986 | 6363,50 | 44,93903816 | 6479,5286 | 47,83063365 |
| 3 | 6421,0015 | 42,19369896 | 6362,96 | 44,9378682 | 6478,7955 | 47,82932905 |
| 3 | 6417,7308 | 42,18071823 | 6362,18 | 44,93619141 | 6476,7794 | 47,82132399 |
| 3 | 6416,6405 | 42,17639503 | 6360,53 | 44,93260439 | 6473,4802 | 47,81064198 |
| 1 | 6415,0052 | 42,16991371 | 6360,26 | 44,93201962 | 6472,3805 | 47,80532973 |
| 3 | 6414,8235 | 42,16919382 | 6359,45 | 44,93026543 | 6470,7309 | 47,79987575 |
| 2 | 6413,3698 | 42,16343657 | 6358,37 | 44,9279268 | 6470,5476 | 47,80541559 |
| 3 | 6411,7344 | 42,15696361 | 6357,94 | 44,92699143 | 6469,0813 | 47,79877872 |
| 1 | 6405,193 | 42,13111354 | 6357,65 | 44,92636788 | 6467,4318 | 47,7900831 |
| 4 | 6404,8295 | 42,12967938 | 6357,29 | 44,92558848 | 6460,8335 | 47,75038463 |
| 3 | 6403,6666 | 42,12509147 | 6357,29 | 44,92558848 | 6460,4669 | 47,74805503 |
| 5 | 6403,285 | 42,12358652 | 6356,57 | 44,92402978 | 6459,2939 | 47,74506868 |
| 2 | 6400,0366 | 42,11078415 | 6354,60 | 44,91974408 | 6458,909 | 47,75490801 |
| 2 | 6396,3499 | 42,09627432 | 6351,36 | 44,91273343 | 6451,9135 | 47,7305466 |
| 4 | 6394,2905 | 42,08817861 | 6350,28 | 44,91039719 | 6449,8363 | 47,72404163 |
| 1 | 6394,2905 | 42,08817861 | 6348,66 | 44,90689342 | 6449,8363 | 47,73408367 |
| 4 | 6394,0179 | 42,08710762 | 6348,48 | 44,90650415 | 6449,5614 | 47,73345209 |
| 2 | 6392,9277 | 42,0828248 | 6347,04 | 44,90339036 | 6449,3752 | 47,74119297 |
| 1 | 6392,6551 | 42,08175439 | 6345,42 | 44,89988803 | 6448,4617 | 47,74542405 |
| 2 | 6392,5461 | 42,08132625 | 6338,95 | 44,88588585 | 6448,1867 | 47,78379892 |
| 1 | 6392,4734 | 42,08104084 | 6338,59 | 44,88510829 | 6448,0768 | 47,78532785 |
| 2 | 6392,3523 | 42,08056517 | 6337,44 | 44,88262033 | 6448,0034 | 47,79199005 |
| 1 | 6391,2923 | 42,07640406 | 6337,06 | 44,88180405 | 6447,8813 | 47,79355215 |
| 6 | 6390,6564 | 42,07390823 | 6330,20 | 44,86697523 | 6446,8121 | 47,82923691 |
| 5 | 6390,1811 | 42,07204363 | 6328,16 | 44,8625744 | 6446,1706 | 47,83776522 |
| 1 | 6387,749 | 42,06250677 | 6328,16 | 44,8625744 | 6445,6912 | 47,83471882 |
| 1 | 6385,932 | 42,05538757 | 6327,89 | 44,86199202 | 6443,238 | 47,82079642 |
| 2 | 6384,4783 | 42,04969592 | 6326,81 | 44,85966271 | 6441,4051 | 47,81581978 |
| 1 | 6384,4783 | 42,04969592 | 6326,54 | 44,85908043 | 6439,9389 | 47,80816903 |
| 5 | 6384,4783 | 42,04969592 | 6326,44 | 44,85884752 | 6439,9389 | 47,80883608 |
| 1 | 6384,4783 | 42,04969592 | 6326,36 | 44,85869226 | 6439,9389 | 47,80928077 |
| 2 | 6382,2978 | 42,04116464 | 6326,24 | 44,85843348 | 6439,9389 | 47,81002191 |
| 3 | 6382,2978 | 42,04116464 | 6325,19 | 44,85616934 | 6437,7394 | 47,80252868 |
| 2 | 6381,7206 | 42,0389076 | 6324,56 | 44,854811 | 6437,7394 | 47,80641879 |
| 3 | 6381,2076 | 42,03690178 | 6324,09 | 44,85379605 | 6437,1572 | 47,80562547 |
| 5 | 6380,7715 | 42,03519715 | 6321,69 | 44,84860283 | 6436,6397 | 47,81720842 |
| 1 | 6380,4807 | 42,0340609 | 6319,89 | 44,84472387 | 6436,1998 | 47,82552031 |
| 5 | 6380,1173 | 42,03264078 | 6318,45 | 44,84162134 | 6435,9066 | 47,83254028 |
| 2 | 6380,1173 | 42,03264078 | 6318,45 | 44,84162134 | 6435,54 | 47,83021068 |
| 1 | 6379,9356 | 42,03193079 | 6318,45 | 44,84162134 | 6435,54 | 47,83021068 |
| 2 | 6379,7539 | 42,03122086 | 6318,45 | 44,84162134 | 6435,3567 | 47,82904588 |
| 4 | 6378,6637 | 42,02696233 | 6316,29 | 44,83696862 | 6435,1734 | 47,84120277 |
| 1 | 6378,4819 | 42,02625276 | 6316,29 | 44,83696862 | 6434,0737 | 47,83421397 |
| 1 | 6377,6643 | 42,02306031 | 6315,72 | 44,83573722 | 6433,8904 | 47,83657473 |
| 1 | 6372,7763 | 42,00399837 | 6315,21 | 44,83464273 | 6433,0656 | 47,8344667 |
| 2 | 6369,8095 | 41,99244671 | 6314,78 | 44,83371246 | 6428,1352 | 47,80579688 |
| 1 | 6369,76 | 41,99225387 | 6314,49 | 44,83309232 | 6425,1427 | 47,78855431 |
| 3 | 6368,4195 | 41,98703902 | 6314,13 | 44,83231716 | 6425,0927 | 47,79045585 |
| 2 | 6368,2085 | 41,98621844 | 6314,13 | 44,83231716 | 6423,5277 | 47,78051024 |
| 4 | 6366,2167 | 41,97847576 | 6313,95 | 44,8319296 | 6421,5186 | 47,76885178 |
| 4 | 6365,7261 | 41,97656957 | 6313,78 | 44,83154204 | 6421,0237 | 47,76681634 |
| 2 | 6365,5807 | 41,97600484 | 6312,70 | 44,8292169 | 6420,8771 | 47,77254099 |
| 3 | 6363,7636 | 41,96894856 | 6312,52 | 44,82882941 | 6419,0442 | 47,76200228 |
| 3 | 6363,1223 | 41,96645934 | 6311,71 | 44,8270858 | 6418,3974 | 47,76288269 |
| 3 | 6361,5831 | 41,96048782 | 6306,87 | 44,81666664 | 6416,8448 | 47,78284072 |
| 2 | 6361,462 | 41,960018 | 6303,93 | 44,81034573 | 6416,7226 | 47,80015542 |
| 1 | 6360,9017 | 41,95784537 | 6303,88 | 44,81024017 | 6416,1575 | 47,79686607 |
| 5 | 6360,7655 | 41,95731696 | 6302,35 | 44,80693557 | 6416,02 | 47,80544998 |
| 1 | 6360,084 | 41,95467538 | 6300,38 | 44,80269412 | 6415,3327 | 47,81321999 |
| 4 | 6359,8115 | 41,95361895 | 6299,89 | 44,80164955 | 6415,0578 | 47,81446199 |
| 1 | 6358,3124 | 41,94781065 | 6299,75 | 44,80134006 | 6413,5457 | 47,80573803 |
| 1 | 6358,3124 | 41,94781065 | 6297,95 | 44,7974719 | 6413,5457 | 47,81680689 |
| 2 | 6358,3124 | 41,94781065 | 6297,32 | 44,79610688 | 6413,5457 | 47,82071279 |
| 1 | 6357,949 | 41,94640311 | 6295,79 | 44,79283129 | 6413,1791 | 47,82775575 |
| 3 | 6357,8763 | 41,94612162 | 6295,67 | 44,79257351 | 6413,1058 | 47,82802739 |
| 4 | 6357,8581 | 41,94605125 | 6295,12 | 44,79138136 | 6413,0874 | 47,83132194 |
| 1 | 6356,4953 | 41,940775 | 6294,98 | 44,79109138 | 6411,7128 | 47,82341559 |
| 2 | 6356,1319 | 41,93936848 | 6294,31 | 44,7896416 | 6411,3462 | 47,82523404 |
| 2 | 6355,4778 | 41,93683728 | 6294,04 | 44,78906172 | 6410,6864 | 47,82269986 |
| 2 | 6354,8236 | 41,93430675 | 6292,56 | 44,78587275 | 6410,0266 | 47,82763033 |
| 2 | 6354,3148 | 41,93233902 | 6292,56 | 44,78587275 | 6409,5134 | 47,82436889 |
| 4 | 6353,9514 | 41,93093374 | 6292,56 | 44,78587275 | 6409,1468 | 47,82203929 |
| 1 | 6352,4978 | 41,92531471 | 6292,20 | 44,78509976 | 6407,6805 | 47,81493238 |
| 1 | 6352,316 | 41,92461256 | 6292,12 | 44,78494517 | 6407,4972 | 47,81420986 |
| 4 | 6350,3173 | 41,91689235 | 6292,11 | 44,78490652 | 6405,4811 | 47,80150762 |
| 1 | 6349,1543 | 41,91240346 | 6290,76 | 44,78200814 | 6404,308 | 47,80234476 |
| 2 | 6348,7728 | 41,910931 | 6290,40 | 44,78123533 | 6403,9231 | 47,80210954 |
| 3 | 6347,5657 | 41,90627473 | 6289,75 | 44,77984435 | 6402,7056 | 47,79835117 |
| 4 | 6346,6831 | 41,90287158 | 6289,10 | 44,77845348 | 6401,8154 | 47,79667239 |
| 5 | 6345,7746 | 41,89936961 | 6288,60 | 44,77737178 | 6400,8989 | 47,79394275 |
| 2 | 6344,6843 | 41,89516895 | 6288,24 | 44,77659917 | 6399,7992 | 47,78916405 |
| 2 | 6342,5038 | 41,8867732 | 6286,80 | 44,77350911 | 6397,5998 | 47,7840256 |
| 1 | 6342,3552 | 41,88620103 | 6286,62 | 44,77312289 | 6397,4498 | 47,78417733 |
| 1 | 6339,0514 | 41,87349512 | 6284,64 | 44,76887508 | 6394,1173 | 47,77514933 |
| 3 | 6338,1429 | 41,87000398 | 6283,49 | 44,76640412 | 6393,2009 | 47,77639277 |
| 1 | 6337,4615 | 41,86738647 | 6283,11 | 44,76559342 | 6392,5136 | 47,77434349 |
| 3 | 6336,5075 | 41,86372318 | 6281,92 | 44,7630292 | 6391,5513 | 47,7755621 |
| 3 | 6336,5075 | 41,86372318 | 6281,05 | 44,76115454 | 6391,5513 | 47,78092358 |
| 2 | 6335,0538 | 41,85814376 | 6280,15 | 44,75922495 | 6390,085 | 47,77712357 |
| 1 | 6334,545 | 41,85619174 | 6279,07 | 44,75690974 | 6389,5718 | 47,78048315 |
| 2 | 6333,3821 | 41,8517315 | 6276,91 | 44,75228029 | 6388,3988 | 47,78626707 |
| 1 | 6333,2368 | 41,85117412 | 6276,76 | 44,75196469 | 6388,2522 | 47,7862377 |
| 2 | 6332,9642 | 41,85012912 | 6273,49 | 44,74495292 | 6387,9773 | 47,80453991 |
| 1 | 6332,728 | 41,84922354 | 6272,59 | 44,74302519 | 6387,739 | 47,80853743 |
| 2 | 6332,5099 | 41,8483877 | 6271,92 | 44,74157954 | 6387,519 | 47,81127296 |
| 1 | 6332,1465 | 41,84699481 | 6270,98 | 44,73955585 | 6387,1525 | 47,81472923 |
| 3 | 6331,0563 | 41,84281736 | 6270,98 | 44,73955585 | 6386,0528 | 47,80774043 |
| 4 | 6328,8758 | 41,83446802 | 6269,54 | 44,73647259 | 6383,8533 | 47,8025777 |
| 2 | 6328,3306 | 41,83238185 | 6269,03 | 44,73539358 | 6383,3035 | 47,80216804 |
| 2 | 6328,1489 | 41,83168656 | 6267,88 | 44,73292754 | 6383,1202 | 47,80805313 |
| 3 | 6328,1489 | 41,83168656 | 6267,74 | 44,73261931 | 6383,1202 | 47,80893427 |
| 2 | 6327,7855 | 41,83029614 | 6267,47 | 44,73204139 | 6382,7536 | 47,80825676 |
| 5 | 6326,768 | 41,82640406 | 6267,24 | 44,73154055 | 6381,7272 | 47,80316563 |
| 1 | 6326,6953 | 41,82612611 | 6267,02 | 44,73107824 | 6381,6539 | 47,80402129 |
| 1 | 6325,605 | 41,82195795 | 6266,66 | 44,73030776 | 6380,5542 | 47,799235 |
| 1 | 6325,605 | 41,82195795 | 6265,58 | 44,72799654 | 6380,5542 | 47,80584181 |
| 2 | 6324,7873 | 41,81883304 | 6263,42 | 44,72337505 | 6379,7294 | 47,81381041 |
| 3 | 6317,9733 | 41,79283275 | 6262,88 | 44,72221988 | 6372,8562 | 47,7734322 |
| 2 | 6316,5197 | 41,78729541 | 6262,70 | 44,72183484 | 6371,3899 | 47,76521435 |
| 2 | 6316,4983 | 41,787214 | 6262,70 | 44,72183484 | 6371,3683 | 47,76507731 |
| 3 | 6316,1562 | 41,78591159 | 6262,34 | 44,72106478 | 6371,0233 | 47,76508575 |
| 2 | 6315,2477 | 41,78245294 | 6261,34 | 44,71890882 | 6370,1069 | 47,76542389 |
| 2 | 6315,066 | 41,78176137 | 6261,27 | 44,71875483 | 6369,9236 | 47,7646992 |
| 3 | 6312,8855 | 41,7734665 | 6260,19 | 44,7164452 | 6367,7242 | 47,75732271 |
| 1 | 6312,5221 | 41,77208474 | 6260,19 | 44,7164452 | 6367,3576 | 47,7549931 |
| 2 | 6311,977 | 41,77001249 | 6259,38 | 44,71471319 | 6366,8077 | 47,75644879 |
| 1 | 6311,8679 | 41,7695981 | 6252,63 | 44,70028672 | 6366,6977 | 47,79697581 |
| 2 | 6311,0684 | 41,76655978 | 6251,19 | 44,69721069 | 6365,8913 | 47,80063979 |
| 1 | 6310,3416 | 41,76379853 | 6251,17 | 44,69716545 | 6365,1581 | 47,79610982 |
| 1 | 6309,7965 | 41,76172814 | 6250,84 | 44,69644177 | 6364,6083 | 47,79468314 |
| 2 | 6309,2513 | 41,75965821 | 6249,94 | 44,69451962 | 6364,0584 | 47,79668059 |
| 1 | 6308,3792 | 41,75634729 | 6249,76 | 44,69413522 | 6363,1787 | 47,79218782 |
| 3 | 6307,0709 | 41,75138314 | 6247,60 | 44,68952308 | 6361,859 | 47,79697808 |
| 1 | 6305,2538 | 41,74449293 | 6247,24 | 44,68875451 | 6360,0261 | 47,78752577 |
| 1 | 6303,5957 | 41,7382101 | 6246,70 | 44,68760173 | 6358,3537 | 47,78019026 |
| 2 | 6301,4639 | 41,7301385 | 6246,59 | 44,68737118 | 6356,2033 | 47,76718328 |
| 3 | 6298,2126 | 41,71784205 | 6245,80 | 44,6856806 | 6352,9238 | 47,75117124 |
| 1 | 6297,6675 | 41,71578199 | 6245,08 | 44,68414386 | 6352,3739 | 47,75206684 |
| 2 | 6297,186 | 41,71396265 | 6244,54 | 44,68299139 | 6351,8882 | 47,75227229 |
| 1 | 6296,7135 | 41,71217799 | 6244,00 | 44,68183901 | 6351,4117 | 47,75253569 |
| 1 | 6294,533 | 41,70394563 | 6243,14 | 44,67999536 | 6349,2123 | 47,7438245 |
| 4 | 6293,8322 | 41,70130109 | 6241,84 | 44,67723027 | 6348,5053 | 47,74722997 |
| 2 | 6293,6245 | 41,70051767 | 6240,05 | 44,67339063 | 6348,2958 | 47,75686588 |
| 2 | 6292,9658 | 41,6980332 | 6238,40 | 44,66988772 | 6347,6314 | 47,7626482 |
| 2 | 6291,444 | 41,69229582 | 6236,29 | 44,66538508 | 6346,0964 | 47,76575235 |
| 1 | 6289,3544 | 41,68442352 | 6233,08 | 44,65852037 | 6343,9886 | 47,77196074 |
| 1 | 6289,2635 | 41,6840814 | 6232,54 | 44,65736968 | 6343,897 | 47,77466418 |
| 1 | 6289,0818 | 41,6833972 | 6232,06 | 44,6563533 | 6343,7137 | 47,77640164 |
| 2 | 6286,0836 | 41,67211536 | 6231,59 | 44,65535616 | 6340,6895 | 47,7600297 |
| 2 | 6285,6294 | 41,67040721 | 6229,44 | 44,65075475 | 6340,2312 | 47,77025623 |
| 2 | 6283,4489 | 41,6622126 | 6228,74 | 44,649276 | 6338,0318 | 47,76050075 |
| 2 | 6283,4489 | 41,6622126 | 6228,54 | 44,64883788 | 6338,0318 | 47,76175166 |
| 1 | 6281,4501 | 41,65470739 | 6227,88 | 44,64744828 | 6336,0157 | 47,75290631 |
| 1 | 6281,4501 | 41,65470739 | 6226,38 | 44,64423827 | 6336,0157 | 47,76207094 |
| 1 | 6274,4998 | 41,62865833 | 6224,31 | 44,63983152 | 6329,005 | 47,73009794 |
| 1 | 6274,3635 | 41,62814832 | 6224,22 | 44,63963994 | 6328,8675 | 47,72977123 |
| 2 | 6272,7281 | 41,62203044 | 6224,04 | 44,63925681 | 6327,2179 | 47,72038177 |
| 1 | 6271,4562 | 41,61727498 | 6221,07 | 44,63293633 | 6325,9349 | 47,73027057 |
| 1 | 6271,4562 | 41,61727498 | 6220,62 | 44,6319789 | 6325,9349 | 47,73300352 |
| 1 | 6271,0928 | 41,61591674 | 6218,47 | 44,62738397 | 6325,5684 | 47,74378932 |
| 1 | 6269,6391 | 41,61048584 | 6218,47 | 44,62738397 | 6324,1021 | 47,73447091 |
| 1 | 6269,4574 | 41,60980721 | 6216,49 | 44,62317307 | 6323,9188 | 47,74532457 |
| 2 | 6264,8238 | 41,59251958 | 6216,49 | 44,62317307 | 6319,245 | 47,71562213 |
| 2 | 6264,7557 | 41,5922656 | 6209,61 | 44,60853897 | 6319,1763 | 47,75694701 |
| 1 | 6259,3726 | 41,57222413 | 6209,47 | 44,60825216 | 6313,7464 | 47,72325817 |
| 2 | 6254,6028 | 41,55450368 | 6207,86 | 44,60481078 | 6308,9351 | 47,70250148 |
| 1 | 6253,6488 | 41,55096386 | 6206,60 | 44,60213466 | 6307,9729 | 47,70402178 |
| 1 | 6251,0322 | 41,54126192 | 6206,60 | 44,60213466 | 6305,3336 | 47,68724864 |
| 1 | 6249,833 | 41,53681878 | 6206,24 | 44,60137013 | 6304,1239 | 47,68174224 |
| 3 | 6248,561 | 41,5321088 | 6204,80 | 44,59831237 | 6302,8409 | 47,68231251 |
| 3 | 6248,4702 | 41,53177247 | 6204,62 | 44,59793019 | 6302,7492 | 47,68282045 |
| 4 | 6247,3799 | 41,52773752 | 6200,03 | 44,58818758 | 6301,6495 | 47,70362472 |
| 1 | 6246,7439 | 41,52538465 | 6199,97 | 44,58804435 | 6301,008 | 47,69995648 |
| 1 | 6246,3805 | 41,52404044 | 6194,64 | 44,57673307 | 6300,6415 | 47,72988973 |
| 4 | 6245,7445 | 41,52168857 | 6189,92 | 44,5667169 | 6300 | 47,7543771 |
| 3 | 6242,0195 | 41,507926 | 6188,97 | 44,5647144 | 6296,2426 | 47,73620889 |
| 3 | 6241,0789 | 41,50445423 | 6186,38 | 44,55922308 | 6295,2938 | 47,74583718 |
| 1 | 6240,2025 | 41,50122041 | 6185,20 | 44,55670684 | 6294,4097 | 47,74739305 |
| 1 | 6240,0208 | 41,50055014 | 6183,94 | 44,55403852 | 6294,2264 | 47,75383587 |
| 2 | 6239,839 | 41,49987992 | 6183,85 | 44,55384794 | 6294,0432 | 47,75321442 |
| 4 | 6239,4756 | 41,49853963 | 6182,77 | 44,55156118 | 6293,6766 | 47,75740431 |
| 3 | 6238,3854 | 41,49451999 | 6182,14 | 44,55022739 | 6292,5769 | 47,75421801 |
| 2 | 6238,0946 | 41,4934484 | 6181,78 | 44,54946527 | 6292,2836 | 47,75452702 |
| 4 | 6236,7864 | 41,48862788 | 6181,15 | 44,54813164 | 6290,9639 | 47,74994236 |
| 6 | 6236,5683 | 41,48782472 | 6177,47 | 44,54032259 | 6290,744 | 47,77080513 |
| 5 | 6236,4775 | 41,48749009 | 6176,53 | 44,5383513 | 6290,6524 | 47,77584165 |
| 1 | 6235,8415 | 41,48514806 | 6175,67 | 44,53651464 | 6290,0109 | 47,7769999 |
| 5 | 6235,5507 | 41,48407762 | 6175,49 | 44,5361339 | 6289,7176 | 47,77622144 |
| 3 | 6232,062 | 41,47124271 | 6175,31 | 44,53575316 | 6286,1985 | 47,75494245 |
| 3 | 6231,4805 | 41,4691054 | 6174,95 | 44,53499171 | 6285,612 | 47,75338537 |
| 3 | 6231,1171 | 41,46776986 | 6173,87 | 44,53270758 | 6285,2454 | 47,75756588 |
| 5 | 6229,4817 | 41,46176245 | 6173,58 | 44,53209853 | 6283,5959 | 47,74881851 |
| 6 | 6228,982 | 41,45992769 | 6172,29 | 44,5293581 | 6283,0918 | 47,75342557 |
| 4 | 6228,8457 | 41,45942736 | 6172,07 | 44,52890141 | 6282,9543 | 47,75385352 |
| 3 | 6228,5732 | 41,45842681 | 6171,98 | 44,52871112 | 6282,6794 | 47,75264862 |
| 3 | 6228,028 | 41,45642604 | 6171,35 | 44,52737919 | 6282,1296 | 47,75295009 |
| 5 | 6227,3466 | 41,45392573 | 6171,06 | 44,52677034 | 6281,4422 | 47,75031722 |
| 5 | 6225,8112 | 41,44829437 | 6168,91 | 44,52221121 | 6279,8935 | 47,75346698 |
| 6 | 6224,4302 | 41,44323262 | 6167,61 | 44,51946592 | 6278,5005 | 47,7524374 |
| 4 | 6222,7585 | 41,43710922 | 6167,04 | 44,51824883 | 6276,8143 | 47,74518931 |
| 5 | 6222,3043 | 41,43544601 | 6166,68 | 44,5174882 | 6276,3561 | 47,74444468 |
| 4 | 6222,0317 | 41,43444823 | 6165,06 | 44,51406579 | 6276,0811 | 47,75244914 |
| 4 | 6221,7894 | 41,43356142 | 6164,56 | 44,5130202 | 6275,8367 | 47,75387523 |
| 6 | 6220,7597 | 41,4297935 | 6164,43 | 44,51273504 | 6274,7981 | 47,74808715 |
| 6 | 6220,2146 | 41,42779938 | 6164,16 | 44,51216476 | 6274,2483 | 47,74621761 |
| 5 | 6219,8512 | 41,42647023 | 6163,62 | 44,51102425 | 6273,8817 | 47,74713751 |
| 9 | 6218,3975 | 41,42115569 | 6162,94 | 44,50959872 | 6272,4154 | 47,74188059 |
| 4 | 6217,6707 | 41,41849965 | 6161,42 | 44,50638699 | 6271,6823 | 47,74637164 |
| 4 | 6217,6707 | 41,41849965 | 6160,82 | 44,50510138 | 6271,6823 | 47,75003422 |
| 4 | 6216,3079 | 41,41352181 | 6160,06 | 44,50349888 | 6270,3076 | 47,74586352 |
| 2 | 6215,4902 | 41,4105365 | 6158,40 | 44,50000342 | 6269,4828 | 47,75057954 |
| 5 | 6212,2195 | 41,3986057 | 6157,95 | 44,4990537 | 6266,1837 | 47,73231854 |
| 6 | 6211,4018 | 41,39562561 | 6157,68 | 44,49848389 | 6265,3589 | 47,72870008 |
| 4 | 6207,8585 | 41,38272396 | 6157,44 | 44,49797741 | 6261,7848 | 47,70742921 |
| 10 | 6207,4951 | 41,38140182 | 6156,43 | 44,49582505 | 6261,4182 | 47,71123064 |
| 4 | 6207,1317 | 41,38007989 | 6155,89 | 44,49468568 | 6261,0517 | 47,71214647 |
| 7 | 6205,6001 | 41,37451116 | 6155,53 | 44,49392615 | 6259,5068 | 47,70449232 |
| 4 | 6205,4055 | 41,37380353 | 6154,09 | 44,49088836 | 6259,3104 | 47,71189691 |
| 4 | 6204,5878 | 41,37083214 | 6153,37 | 44,48936968 | 6258,4857 | 47,71098084 |
| 4 | 6203,225 | 41,36588215 | 6153,37 | 44,48936968 | 6257,111 | 47,70224484 |
| 7 | 6201,0445 | 41,3579682 | 6152,02 | 44,48652254 | 6254,9116 | 47,69637624 |
| 5 | 6199,9542 | 41,35401401 | 6151,21 | 44,48481449 | 6253,8119 | 47,69425199 |
| 7 | 6199,5 | 41,35236698 | 6147,97 | 44,4779841 | 6253,3537 | 47,71079182 |
| 4 | 6197,3195 | 41,34446572 | 6147,16 | 44,47627695 | 6251,1542 | 47,70167557 |
| 6 | 6195,8658 | 41,33920234 | 6146,79 | 44,47548683 | 6249,6879 | 47,69460707 |
| 6 | 6194,4121 | 41,33394226 | 6143,66 | 44,46888137 | 6248,2216 | 47,70409724 |
| 6 | 6194,4121 | 41,33394226 | 6143,30 | 44,46812304 | 6248,2216 | 47,7062564 |
| 12 | 6194,3667 | 41,33377793 | 6142,94 | 44,46736474 | 6248,1758 | 47,70812424 |
| 4 | 6194,3395 | 41,33367934 | 6141,42 | 44,46416946 | 6248,1483 | 47,71704694 |
| 11 | 6188,2341 | 41,31162373 | 6141,23 | 44,46376332 | 6247,0274 | 47,71107978 |
| 11 | 6188,2341 | 41,31162373 | 6140,42 | 44,46205767 | 6241,9899 | 47,68392194 |
| 7 | 6187,4164 | 41,30867428 | 6139,07 | 44,4592153 | 6241,9899 | 47,69201389 |
| 12 | 6177,1136 | 41,27160063 | 6136,91 | 44,45466856 | 6241,1651 | 47,69971572 |
| 7 | 6175,878 | 41,26716554 | 6135,83 | 44,45239567 | 6238,7796 | 47,69102514 |
| 10 | 6175,878 | 41,26716554 | 6135,39 | 44,45144872 | 6230,7728 | 47,642837 |
| 10 | 6171,3353 | 41,25088057 | 6133,84 | 44,44819814 | 6229,5265 | 47,64416891 |
| 6 | 6171,0082 | 41,2497093 | 6133,23 | 44,44690416 | 6229,5265 | 47,64785201 |
| 11 | 6169,0458 | 41,24268516 | 6131,79 | 44,44387515 | 6224,9443 | 47,62735322 |
| 10 | 6167,8143 | 41,23828043 | 6130,35 | 44,44084672 | 6224,6144 | 47,6338758 |
| 11 | 6166,1566 | 41,23235502 | 6130,35 | 44,44084672 | 6224,4832 | 47,63304227 |
| 12 | 6165,1572 | 41,22878474 | 6130,31 | 44,44075209 | 6222,6349 | 47,62156526 |
| 4 | 6164,9028 | 41,22787619 | 6130,28 | 44,44069531 | 6219,7207 | 47,60320651 |
| 4 | 6164,6848 | 41,22709751 | 6128,55 | 44,43706845 | 6218,7126 | 47,60712193 |
| 5 | 6162,5527 | 41,2194877 | 6124,24 | 44,42798219 | 6218,456 | 47,6313476 |
| 10 | 6162,0682 | 41,21775918 | 6124,24 | 44,42798219 | 6218,236 | 47,62994984 |
| 12 | 6159,6374 | 41,20909369 | 6123,43 | 44,4262803 | 6216,0855 | 47,62112542 |
| 11 | 6157,9253 | 41,20299536 | 6113,23 | 44,40485184 | 6215,5967 | 47,67898106 |
| 9 | 6157,4099 | 41,20116059 | 6112,26 | 44,40281898 | 6211,4178 | 47,65820578 |
| 3 | 6156,617 | 41,19833867 | 6112,01 | 44,40228384 | 6211,2866 | 47,65889435 |
| 10 | 6156,1082 | 41,19652846 | 6112,01 | 44,40228384 | 6210,8979 | 47,65642408 |
| 12 | 6155,5949 | 41,1947025 | 6107,51 | 44,39284621 | 6210,0981 | 47,67818276 |
| 4 | 6152,4117 | 41,18338885 | 6107,19 | 44,39216692 | 6209,5849 | 47,67685314 |
| 6 | 6151,633 | 41,1806234 | 6105,25 | 44,38809175 | 6209,0672 | 47,68515136 |
| 7 | 6151,3474 | 41,17960964 | 6102,39 | 44,38209407 | 6205,898 | 47,6820658 |
| 7 | 6150,0755 | 41,17509533 | 6101,40 | 44,38001992 | 6205,8564 | 47,6876986 |
| 3 | 6148,6218 | 41,16993923 | 6101,15 | 44,379492 | 6205,0709 | 47,68420763 |
| 10 | 6148,2584 | 41,16865071 | 6100,93 | 44,37903951 | 6204,7828 | 47,68366378 |
| 11 | 6147,272 | 41,16515436 | 6098,82 | 44,37461582 | 6203,4998 | 47,68808737 |
| 13 | 6146,4933 | 41,16239516 | 6098,34 | 44,37361061 | 6202,0336 | 47,68162681 |
| 11 | 6145,6055 | 41,15925083 | 6094,24 | 44,36501861 | 6201,667 | 47,70372264 |
| 6 | 6145,4642 | 41,15875072 | 6093,73 | 44,36395007 | 6200,672 | 47,70043686 |
| 10 | 6143,0979 | 41,15037611 | 6092,95 | 44,36230631 | 6199,8865 | 47,70011731 |
| 5 | 6141,6806 | 41,14536431 | 6092,44 | 44,36125164 | 6198,991 | 47,69742427 |
| 5 | 6135,3572 | 41,1230422 | 6091,93 | 44,36018764 | 6196,4617 | 47,68437437 |
| 2 | 6134,5395 | 41,12016028 | 6088,78 | 44,35359129 | 6195,032 | 47,69403739 |
| 10 | 6133,2857 | 41,11574337 | 6088,01 | 44,35197792 | 6189,2923 | 47,66214624 |
| 11 | 6132,3813 | 41,1125588 | 6087,73 | 44,35138639 | 6188,6537 | 47,65976874 |
| 12 | 6132,0864 | 41,11152079 | 6086,47 | 44,34875166 | 6187,8289 | 47,66201487 |
| 11 | 6130,0877 | 41,10448816 | 6085,03 | 44,34574107 | 6186,5642 | 47,66253325 |
| 2 | 6128,8157 | 41,10001609 | 6084,67 | 44,34498852 | 6185,3545 | 47,65698412 |
| 4 | 6128,2706 | 41,09810026 | 6083,70 | 44,34294604 | 6183,3384 | 47,64997534 |
| 9 | 6127,0391 | 41,09377397 | 6082,93 | 44,34133374 | 6182,0554 | 47,64640321 |
| 3 | 6124,5637 | 41,08508496 | 6082,05 | 44,33950236 | 6181,5055 | 47,64811267 |
| 11 | 6123,9875 | 41,0830635 | 6082,05 | 44,33949592 | 6177,7665 | 47,62436903 |
| 5 | 6122,0017 | 41,07610163 | 6079,57 | 44,33430602 | 6177,1852 | 47,63542121 |
| 10 | 6122,0017 | 41,07610163 | 6078,16 | 44,33137334 | 6175,1821 | 47,63102378 |
| 7 | 6117,7575 | 41,061243 | 6071,91 | 44,31829566 | 6175,1821 | 47,66817472 |
| 4 | 6116,823 | 41,05797515 | 6071,10 | 44,31660537 | 6170,9011 | 47,6457695 |
| 3 | 6116,7549 | 41,05773692 | 6070,51 | 44,31537236 | 6169,9585 | 47,6432813 |
| 14 | 6114,3699 | 41,04940354 | 6070,18 | 44,31469635 | 6169,8898 | 47,64476461 |
| 11 | 6113,0071 | 41,0446456 | 6069,86 | 44,31401393 | 6167,4841 | 47,63141488 |
| 13 | 6110,5764 | 41,03616638 | 6069,37 | 44,31300643 | 6166,1095 | 47,62554043 |
| 4 | 6110,0998 | 41,03450502 | 6068,67 | 44,31153555 | 6163,1769 | 47,61108122 |
| 4 | 6109,1913 | 41,03133879 | 6066,69 | 44,30740579 | 6162,2605 | 47,61698611 |
| 4 | 6108,8279 | 41,03007266 | 6065,43 | 44,30477831 | 6161,8939 | 47,62211836 |
| 5 | 6108,6462 | 41,02943968 | 6064,89 | 44,30365238 | 6161,7106 | 47,62415102 |
| 2 | 6108,4281 | 41,02868016 | 6062,09 | 44,29780527 | 6161,4907 | 47,63935724 |
| 3 | 6106,9329 | 41,02347405 | 6061,22 | 44,29599819 | 6159,9825 | 47,63490381 |
| 2 | 6104,2852 | 41,01426346 | 6060,65 | 44,29480858 | 6158,5003 | 47,62886185 |
| 4 | 6104,2852 | 41,01426346 | 6058,69 | 44,29070994 | 6157,3118 | 47,63294617 |
| 13 | 6103,1949 | 41,01047405 | 6058,69 | 44,29070994 | 6157,3118 | 47,63294617 |
| 17 | 6096,6535 | 40,98777656 | 6057,99 | 44,28925396 | 6156,212 | 47,63009115 |
| 11 | 6095,5632 | 40,98400015 | 6056,43 | 44,28599218 | 6149,6137 | 47,59741879 |
| 13 | 6094,1095 | 40,97896781 | 6056,43 | 44,28599218 | 6148,514 | 47,59042998 |
| 7 | 6091,3385 | 40,96938407 | 6054,49 | 44,28195365 | 6147,0477 | 47,59257664 |
| 10 | 6090,5481 | 40,96665255 | 6053,56 | 44,2800263 | 6146,7333 | 47,5960496 |
| 11 | 6089,3332 | 40,96245624 | 6053,50 | 44,27988578 | 6146,4034 | 47,59435188 |
| 13 | 6089,2943 | 40,96232179 | 6051,14 | 44,27496814 | 6145,5786 | 47,60306954 |
| 3 | 6086,1144 | 40,95134898 | 6049,79 | 44,27215875 | 6144,2526 | 47,60261718 |
| 4 | 6084,6608 | 40,9463381 | 6046,91 | 44,26616705 | 6143,4553 | 47,61455615 |
| 13 | 6084,1156 | 40,94445988 | 6046,01 | 44,26429511 | 6142,2299 | 47,6120813 |
| 3 | 6080,0495 | 40,93046466 | 6045,65 | 44,26354639 | 6142,1907 | 47,61395654 |
| 4 | 6075,3937 | 40,91447135 | 6045,47 | 44,26317205 | 6138,9832 | 47,5946349 |
| 14 | 6072,45 | 40,90437704 | 6045,26 | 44,26272285 | 6138,1555 | 47,59064993 |
| 4 | 6068,3839 | 40,89045591 | 6043,78 | 44,25964295 | 6137,5169 | 47,59533163 |
| 2 | 6068,0568 | 40,88933724 | 6041,16 | 44,25419044 | 6136,967 | 47,60730963 |
| 5 | 6067,2391 | 40,88654127 | 6041,16 | 44,25419044 | 6133,9766 | 47,58830521 |
| 4 | 6066,8897 | 40,88534694 | 6040,08 | 44,25194584 | 6132,382 | 47,58454048 |
| 14 | 6065,3997 | 40,88025557 | 6035,66 | 44,2427527 | 6132,382 | 47,6106235 |
| 12 | 6062,0563 | 40,86884367 | 6033,60 | 44,23848491 | 6128,1693 | 47,59595859 |
| 12 | 6059,88 | 40,86142462 | 6032,52 | 44,23624253 | 6125,2 | 47,58344989 |
| 16 | 6059,04 | 40,85856313 | 6031,08 | 44,2332532 | 6119,5915 | 47,55628664 |
| 12 | 6055,737 | 40,84732208 | 6028,34 | 44,22755635 | 6118,0885 | 47,56289404 |
| 10 | 6054,1562 | 40,84194792 | 6027,56 | 44,22593172 | 6114,7161 | 47,54606958 |
| 4 | 6054,1562 | 40,84194792 | 6026,36 | 44,22343509 | 6111,6735 | 47,53381477 |
| 3 | 6051,0448 | 40,83138226 | 6026,32 | 44,22335507 | 6111,2125 | 47,53111152 |
| 4 | 6045,848 | 40,81376823 | 6023,17 | 44,21682198 | 6103,6089 | 47,50131801 |
| 4 | 6043,504 | 40,80583725 | 6021,73 | 44,21383633 | 6098,367 | 47,47647122 |
| 3 | 6043,2314 | 40,8049156 | 6021,19 | 44,21271686 | 6096,0026 | 47,46461971 |
| 4 | 6039,9607 | 40,79386485 | 6018,72 | 44,2075747 | 6095,7276 | 47,47745309 |
| 3 | 6038,8704 | 40,79018498 | 6017,85 | 44,20578429 | 6093,9469 | 47,47121275 |
| 13 | 6038,6887 | 40,78957185 | 6016,23 | 44,20242783 | 6093,0671 | 47,47513799 |
| 5 | 6035,4634 | 40,77869736 | 6014,08 | 44,19795367 | 6092,4285 | 47,48376375 |
| 4 | 6035,3271 | 40,77823823 | 6012,56 | 44,19481613 | 6091,4176 | 47,48623364 |
| 10 | 6035,2363 | 40,77793216 | 6011,02 | 44,19161745 | 6091,3288 | 47,49473671 |
| 2 | 6033,169 | 40,7709712 | 6009,65 | 44,18877923 | 6091,1455 | 47,50161701 |
| 15 | 6032,329 | 40,76814475 | 6005,98 | 44,1811869 | 6089,2181 | 47,51088752 |
| 2 | 6023,4707 | 40,73840515 | 6004,15 | 44,17738255 | 6087,8922 | 47,5132426 |
| 11 | 6019,028 | 40,72353574 | 6002,67 | 44,17432995 | 6087,7547 | 47,52101975 |
| 3 | 6018,9553 | 40,72329273 | 5999,36 | 44,16748237 | 6087,6631 | 47,53984104 |
| 4 | 6017,2472 | 40,71758447 | 5996,38 | 44,16130723 | 6086,1023 | 47,54741839 |
| 3 | 6016,0521 | 40,71359307 | 5988,47 | 44,14495121 | 6084,7305 | 47,58503423 |
| 12 | 6015,9753 | 40,7133366 | 5983,32 | 44,13432899 | 6080,9703 | 47,59122172 |
| 16 | 6015,3211 | 40,71115296 | 5981,00 | 44,12954021 | 6075,7953 | 47,57189519 |
| 5 | 6015,1799 | 40,7106816 | 5980,73 | 44,12898348 | 6071,3139 | 47,54499231 |
| 5 | 6014,3399 | 40,70787876 | 5977,50 | 44,12230417 | 6071,2406 | 47,56343899 |
| 18 | 6013,5445 | 40,70522579 | 5976,42 | 44,12007837 | 6069,5177 | 47,55879178 |
| 11 | 6011,364 | 40,69795788 | 5976,24 | 44,11970744 | 6068,2347 | 47,55168838 |
| 16 | 6008,275 | 40,68767438 | 5973,05 | 44,11312481 | 6067,5749 | 47,56613106 |
| 11 | 6007,6167 | 40,68548486 | 5972,91 | 44,11284673 | 6066,5852 | 47,56062835 |
| 5 | 6007,0353 | 40,68355141 | 5972,82 | 44,11266135 | 6059,8036 | 47,51805551 |
| 2 | 6006,7082 | 40,68246407 | 5969,94 | 44,10673028 | 6059,2171 | 47,5311176 |
| 11 | 6005,6179 | 40,67884083 | 5961,18 | 44,08867302 | 6058,8871 | 47,58012645 |
| 2 | 6005,2909 | 40,67775422 | 5956,78 | 44,07962454 | 6057,7874 | 47,59874073 |
| 16 | 6004,7094 | 40,67582288 | 5956,71 | 44,07947655 | 6057,4575 | 47,5970628 |
| 12 | 6003,1872 | 40,67076935 | 5956,62 | 44,0792979 | 6056,871 | 47,59384089 |
| 3 | 5995,3969 | 40,64496323 | 5955,02 | 44,07599923 | 6047,4776 | 47,54347754 |
| 12 | 5994,8972 | 40,64331117 | 5953,76 | 44,07341024 | 6046,9736 | 47,54759882 |
| 2 | 5988,7191 | 40,62291799 | 5953,11 | 44,07207893 | 6040,7418 | 47,51176185 |
| 17 | 5982,9953 | 40,60407752 | 5952,14 | 44,07008219 | 6034,9683 | 47,48071926 |
| 3 | 5979,9972 | 40,59422912 | 5950,96 | 44,0676484 | 6031,9441 | 47,46838477 |
| 5 | 5977,2716 | 40,58528821 | 5945,49 | 44,0564077 | 6030,6582 | 47,49200713 |
| 3 | 5974,982 | 40,57778682 | 5944,91 | 44,05522561 | 6029,1948 | 47,48605006 |
| 11 | 5972,8327 | 40,57075215 | 5944,59 | 44,05456073 | 6026,8854 | 47,47325395 |
| 3 | 5969,0947 | 40,55853512 | 5943,94 | 44,05323737 | 6024,8847 | 47,46428203 |
| 12 | 5968,3679 | 40,55616212 | 5943,51 | 44,05234465 | 6024,7174 | 47,46574324 |
| 18 | 5965,2789 | 40,54608609 | 5943,18 | 44,05167989 | 6020,9469 | 47,44366156 |
| 12 | 5958,6595 | 40,52454477 | 5942,61 | 44,05049816 | 6020,2138 | 47,44234423 |
| 3 | 5955,1941 | 40,51329455 | 5939,09 | 44,04326839 | 6017,7366 | 47,44704529 |
| 5 | 5954,9215 | 40,5124105 | 5938,82 | 44,04271475 | 6017,0979 | 47,44455211 |
| 11 | 5953,3085 | 40,5071809 | 5935,31 | 44,03551921 | 6012,7878 | 47,43750567 |
| 11 | 5950,0154 | 40,49651739 | 5933,69 | 44,03219932 | 6012,5129 | 47,44514421 |
| 13 | 5947,5847 | 40,48865702 | 5933,39 | 44,03158444 | 6010,4211 | 47,43358866 |
| 13 | 5947,1444 | 40,48723441 | 5932,90 | 44,03057021 | 6008,9388 | 47,42703609 |
| 12 | 5946,1996 | 40,48418207 | 5927,22 | 44,01892696 | 6007,2893 | 47,44946474 |
| 12 | 5943,1469 | 40,4743302 | 5926,78 | 44,01803623 | 6006,9255 | 47,44967084 |
| 11 | 5940,5303 | 40,46589732 | 5922,90 | 44,01008509 | 6006,6506 | 47,47039493 |
| 13 | 5940,4981 | 40,46579358 | 5921,12 | 44,006433 | 6001,7019 | 47,4492657 |
| 2 | 5935,592 | 40,45001101 | 5918,15 | 44,00035862 | 6000,691 | 47,46000521 |
| 12 | 5935,3194 | 40,4491353 | 5917,15 | 43,99830387 | 5998,806 | 47,45383155 |
| 2 | 5933,3347 | 40,44276204 | 5915,46 | 43,99483855 | 5997,8529 | 47,45756521 |
| 13 | 5931,7761 | 40,43776166 | 5913,19 | 43,99020324 | 5996,2921 | 47,46074159 |
| 13 | 5930,1407 | 40,4325189 | 5911,06 | 43,98585299 | 5994,7737 | 47,46338094 |
| 2 | 5929,5733 | 40,43070078 | 5911,03 | 43,98579625 | 5992,1344 | 47,44676808 |
| 13 | 5923,5993 | 40,41158965 | 5907,36 | 43,9782903 | 5990,4269 | 47,45711868 |
| 10 | 5921,1239 | 40,40368724 | 5906,64 | 43,97682021 | 5984,8762 | 47,42599548 |
| 4 | 5919,2383 | 40,39767394 | 5905,10 | 43,9736663 | 5984,1952 | 47,43057511 |
| 3 | 5913,4236 | 40,37916588 | 5903,59 | 43,97057392 | 5981,0822 | 47,41952493 |
| 11 | 5909,7854 | 40,36761204 | 5897,04 | 43,95719762 | 5978,1468 | 47,43864097 |
| 2 | 5907,2456 | 40,35955893 | 5893,61 | 43,95019942 | 5972,5594 | 47,42289022 |
| 17 | 5906,6782 | 40,35776111 | 5893,34 | 43,94964913 | 5965,8666 | 47,38191028 |
| 2 | 5905,8605 | 40,35517126 | 5893,05 | 43,94906847 | 5962,2009 | 47,36025348 |
| 11 | 5901,2492 | 40,34058567 | 5889,46 | 43,94173354 | 5961,1224 | 47,37410453 |
| 3 | 5897,4111 | 40,32847068 | 5888,48 | 43,93974743 | 5958,9017 | 47,36559822 |
| 2 | 5891,1422 | 40,30873263 | 5886,22 | 43,93513513 | 5957,9882 | 47,3728103 |
| 12 | 5889,0748 | 40,30223697 | 5885,64 | 43,9339561 | 5957,1634 | 47,37089624 |
| 12 | 5885,4407 | 40,29083447 | 5884,70 | 43,93205058 | 5948,6406 | 47,32211078 |
| 5 | 5885,1458 | 40,2899102 | 5881,68 | 43,9258959 | 5947,538 | 47,33247238 |
| 16 | 5884,8732 | 40,28905597 | 5879,09 | 43,92062245 | 5947,0798 | 47,34444063 |
| 18 | 5882,1699 | 40,28058986 | 5875,07 | 43,91242923 | 5942,3172 | 47,33729032 |
| 6 | 5870,9041 | 40,24543075 | 5874,62 | 43,91151438 | 5941,8561 | 47,33694109 |
| 4 | 5870,4498 | 40,24401721 | 5871,97 | 43,90612994 | 5936,2688 | 47,31662243 |
| 3 | 5865,2711 | 40,22792555 | 5869,49 | 43,90108904 | 5935,9938 | 47,32909439 |
| 3 | 5859,6341 | 40,2104571 | 5868,25 | 43,89855983 | 5935,2578 | 47,33155083 |
| 3 | 5858,7297 | 40,20765911 | 5863,02 | 43,88793047 | 5934,708 | 47,35803384 |
| 2 | 5858,1845 | 40,20597326 | 5862,48 | 43,88683444 | 5927,01 | 47,31220294 |
| 10 | 5852,9836 | 40,18991202 | 5859,89 | 43,88156836 | 5910,5354 | 47,22235478 |
| 15 | 5850,5528 | 40,18242007 | 5854,93 | 43,8714984 | 5903,8271 | 47,20811445 |
| 16 | 5848,35 | 40,17563866 | 5848,67 | 43,85879697 | 5899,1533 | 47,21421539 |
| 4 | 5844,8067 | 40,16474637 | 5845,59 | 43,85256276 | 5895,5793 | 47,20907212 |
| 2 | 5835,8667 | 40,13735143 | 5844,78 | 43,85092261 | 5894,5683 | 47,20726979 |
| 3 | 5829,5433 | 40,1180499 | 5836,42 | 43,83398486 | 5886,5616 | 47,20411184 |
| 3 | 5824,0921 | 40,10146078 | 5830,22 | 43,82143051 | 5883,0213 | 47,21697825 |
| 16 | 5818,3906 | 40,08415975 | 5824,28 | 43,80943187 | 5880,1832 | 47,23273442 |
| 16 | 5813,9164 | 40,07061862 | 5824,01 | 43,80888671 | 5879,7222 | 47,23133945 |
| 3 | 5806,943 | 40,04957564 | 5823,10 | 43,80703952 | 5877,5227 | 47,22256346 |
| 4 | 5804,6857 | 40,04278027 | 5811,77 | 43,78416347 | 5874,6847 | 47,26893134 |
| 4 | 5803,6723 | 40,03973206 | 5808,53 | 43,77763391 | 5864,4206 | 47,22208062 |
| 16 | 5801,4918 | 40,03317896 | 5806,37 | 43,77328247 | 5855,1097 | 47,17515513 |
| 17 | 5780,7548 | 39,97122861 | 5799,03 | 43,75849088 | 5854,4287 | 47,21244839 |
| 16 | 5778,5966 | 39,96481976 | 5792,45 | 43,74524008 | 5851,1295 | 47,2287582 |
| 4 | 5775,3259 | 39,955121 | 5787,87 | 43,73601497 | 5848,9301 | 47,24072671 |
| 16 | 5773,1454 | 39,94866444 | 5784,36 | 43,72896436 | 5831,3346 | 47,14873308 |
| 6 | 5771,0334 | 39,94241794 | 5783,72 | 43,72766926 | 5830,9709 | 47,15006335 |
| 11 | 5761,9481 | 39,91562553 | 5780,48 | 43,72116457 | 5822,5369 | 47,11475374 |
| 3 | 5755,7014 | 39,89727935 | 5778,32 | 43,71682969 | 5821,4372 | 47,11995218 |
| 12 | 5746,9795 | 39,87176504 | 5775,51 | 43,71119008 | 5821,1651 | 47,13407715 |
| 12 | 5745,8892 | 39,8685841 | 5769,25 | 43,69863098 | 5812,0008 | 47,11113721 |
| 3 | 5734,3285 | 39,83496837 | 5763,86 | 43,68781277 | 5784,1413 | 46,96448785 |
| 3 | 5730,8761 | 39,82497 | 5761,06 | 43,68219663 | 5780,6589 | 46,95813627 |
| 2 | 5723,0626 | 39,80241087 | 5753,79 | 43,66764011 | 5772,7776 | 46,94894153 |
| 3 | 5696,5333 | 39,72652632 | 5752,43 | 43,66491069 | 5767,771 | 46,92479045 |
| 17 | 5695,0797 | 39,72240003 | 5751,35 | 43,66275139 | 5760,4029 | 46,88403006 |
| 5 | 5692,6852 | 39,71561059 | 5744,65 | 43,64936464 | 5746,0178 | 46,83020385 |
| 4 | 5685,3806 | 39,69495327 | 5720,97 | 43,60209153 | 5744,5516 | 46,95356232 |
| 4 | 5680,9973 | 39,68259748 | 5711,35 | 43,58293181 | 5730,3469 | 46,91703051 |
| 3 | 5675,8186 | 39,66803831 | 5702,36 | 43,56504845 | 5725,1232 | 46,93397647 |
| 2 | 5659,8284 | 39,62334806 | 5698,69 | 43,55776451 | 5708,9941 | 46,85189238 |
| 3 | 5655,6491 | 39,61173349 | 5691,46 | 43,54340959 | 5704,7785 | 46,86533357 |
| 4 | 5650,743 | 39,59813381 | 5687,30 | 43,53514347 | 5699,8298 | 46,85704588 |
| 12 | 5638,7503 | 39,56504841 | 5675,02 | 43,51081894 | 5687,7329 | 46,84830598 |
| 4 | 5629,6649 | 39,54013328 | 5671,61 | 43,50405464 | 5678,5686 | 46,8090082 |
| 2 | 5599,5015 | 39,45833966 | 5663,88 | 43,48875776 | 5648,1431 | 46,65847845 |
| 3 | 5594,5953 | 39,44517025 | 5637,62 | 43,43694166 | 5643,1944 | 46,77200629 |
| 4 | 5534,8135 | 39,28771883 | 5636,18 | 43,43410787 | 5582,8933 | 46,3967112 |
| 2 | 5491,5671 | 39,17729763 | 5622,25 | 43,40668492 | 5539,2712 | 46,19615245 |
| 3 | 5490,4769 | 39,17455166 | 5617,12 | 43,39661373 | 5538,1715 | 46,21730846 |
| 4 | 5480,6647 | 39,14992142 | 5601,30 | 43,36556209 | 5528,274 | 46,24115049 |
| 12 | 5476,3037 | 39,13902293 | 5597,16 | 43,35745763 | 5523,8751 | 46,23582595 |
| 2 | 5471,9427 | 39,12815413 | 5592,30 | 43,34794967 | 5519,4763 | 46,23441584 |
| 4 | 5470,8525 | 39,12544158 | 5580,43 | 43,32473516 | 5518,3766 | 46,29221813 |
| 2 | 5466,4915 | 39,11460992 | 5571,44 | 43,30717409 | 5513,9777 | 46,31325542 |
| 10 | 5454,4988 | 39,08497603 | 5541,59 | 43,24903007 | 5506,3685 | 46,42698663 |
| 14 | 5449,5927 | 39,07291783 | 5536,74 | 43,23959598 | 5501,8808 | 46,42474864 |
| 3 | 5443,5963 | 39,05823108 | 5477,57 | 43,12515836 | 5496,9321 | 46,71169305 |
| 11 | 5443,0512 | 39,05689871 | 5442,22 | 43,05723742 | 5490,8837 | 46,86186773 |
| 12 | 5442,5061 | 39,0555668 | 5434,77 | 43,04297112 | 5490,3338 | 46,8979556 |
| 3 | 5438,6902 | 39,04625643 | 5433,69 | 43,04090565 | 5489,7839 | 46,90019089 |
| 2 | 5435,9646 | 39,03962009 | 5423,98 | 43,0223308 | 5485,9349 | 46,92724611 |
| 4 | 5433,5339 | 39,03371148 | 5419,67 | 43,0140836 | 5483,1856 | 46,93264053 |
| 17 | 5426,1524 | 39,01582535 | 5415,35 | 43,0058415 | 5473,2882 | 46,8925895 |
| 16 | 5422,3365 | 39,00661245 | 5414,27 | 43,00378177 | 5469,4392 | 46,87383789 |
| 4 | 5410,889 | 38,97911023 | 5409,96 | 42,99554605 | 5466,7787 | 46,87975559 |
| 5 | 5410,3438 | 38,9778057 | 5403,38 | 42,98300225 | 5457,8922 | 46,85803846 |
| 17 | 5409,7987 | 38,97650164 | 5398,09 | 42,9729241 | 5457,3423 | 46,88246273 |
| 16 | 5407,0731 | 38,9699883 | 5393,23 | 42,96368078 | 5456,7925 | 46,90456893 |
| 4 | 5403,2572 | 38,96088913 | 5387,30 | 42,95239216 | 5454,0432 | 46,91835525 |
| 16 | 5402,167 | 38,95829354 | 5386,76 | 42,9513664 | 5450,1942 | 46,89673439 |
| 4 | 5397,806 | 38,94792976 | 5386,22 | 42,95034072 | 5449,0944 | 46,89258526 |
| 7 | 5397,4426 | 38,94706745 | 5382,44 | 42,94316318 | 5444,6956 | 46,8844998 |
| 4 | 5394,285 | 38,93958387 | 5379,78 | 42,93809585 | 5444,329 | 46,89619636 |
| 2 | 5393,445 | 38,93759568 | 5379,75 | 42,93803877 | 5442,7224 | 46,88614418 |
| 11 | 5389,8109 | 38,92900664 | 5375,33 | 42,92964488 | 5440,2967 | 46,89395919 |
| 2 | 5383,9962 | 38,91530709 | 5370,04 | 42,91960735 | 5438,1861 | 46,90831946 |
| 4 | 5383,6328 | 38,91445262 | 5366,26 | 42,91244656 | 5436,631 | 46,91824686 |
| 12 | 5381,4523 | 38,90933014 | 5354,93 | 42,89098759 | 5430,7658 | 46,94031975 |
| 17 | 5379,2718 | 38,90421509 | 5354,39 | 42,88996661 | 5430,3993 | 46,94081304 |
| 3 | 5371,6401 | 38,88637089 | 5353,85 | 42,88894571 | 5428,1998 | 46,92965804 |
| 3 | 5370,4359 | 38,88356354 | 5351,15 | 42,88384241 | 5426,0004 | 46,92978922 |
| 12 | 5365,9386 | 38,87309927 | 5347,38 | 42,87670113 | 5418,3024 | 46,90060793 |
| 2 | 5361,4645 | 38,86272015 | 5346,73 | 42,87548313 | 5409,0436 | 46,84513387 |
| 2 | 5360,7377 | 38,861037 | 5346,30 | 42,87466149 | 5408,0384 | 46,84101661 |
| 4 | 5354,1962 | 38,84592578 | 5345,53 | 42,87321709 | 5407,8217 | 46,84363165 |
| 4 | 5341,4767 | 38,81673419 | 5341,98 | 42,86650609 | 5407,3052 | 46,85889621 |
| 4 | 5341,1132 | 38,81590386 | 5341,62 | 42,8658267 | 5400,7069 | 46,81884077 |
| 4 | 5338,5693 | 38,81009731 | 5337,67 | 42,85835579 | 5396,5801 | 46,81325777 |
| 3 | 5337,0471 | 38,80662766 | 5334,50 | 42,85238795 | 5394,0141 | 46,81343803 |
| 17 | 5335,8357 | 38,80386907 | 5334,07 | 42,85156777 | 5393,281 | 46,81104461 |
| 8 | 5330,5742 | 38,79191397 | 5331,99 | 42,84763814 | 5392,1813 | 46,81491085 |
| 4 | 5324,691 | 38,77859759 | 5331,27 | 42,84628138 | 5387,8769 | 46,79130387 |
| 4 | 5322,9425 | 38,77465028 | 5330,19 | 42,84424649 | 5387,5103 | 46,79459482 |
| 15 | 5322,1471 | 38,7728563 | 5328,32 | 42,8407143 | 5384,9443 | 46,78804325 |
| 3 | 5321,4203 | 38,77121778 | 5327,96 | 42,84003626 | 5376,8797 | 46,7386646 |
| 4 | 5320,33 | 38,76876156 | 5325,80 | 42,83596876 | 5374,2192 | 46,73298982 |
| 3 | 5318,2181 | 38,76400883 | 5323,64 | 42,83190253 | 5369,1817 | 46,7122044 |
| 4 | 5316,0376 | 38,75910915 | 5316,09 | 42,81768078 | 5365,4215 | 46,72757153 |
| 5 | 5312,1127 | 38,75030844 | 5312,57 | 42,81105511 | 5364,4163 | 46,7394713 |
| 3 | 5309,7687 | 38,74506394 | 5306,02 | 42,79874275 | 5362,2168 | 46,7594706 |
| 13 | 5309,4961 | 38,74445467 | 5305,30 | 42,7973911 | 5360,6561 | 46,75328104 |
| 3 | 5309,1327 | 38,74364249 | 5303,93 | 42,79482913 | 5358,2579 | 46,74510885 |
| 3 | 5306,2254 | 38,73715249 | 5299,26 | 42,78604857 | 5355,8935 | 46,75430557 |
| 2 | 5303,4998 | 38,73108011 | 5298,82 | 42,78523258 | 5355,6186 | 46,75480917 |
| 4 | 5302,9546 | 38,72986702 | 5291,71 | 42,77187725 | 5355,252 | 46,78931254 |
| 2 | 5302,6821 | 38,72926066 | 5291,11 | 42,77075321 | 5352,958 | 46,77783386 |
| 2 | 5302,5227 | 38,72890609 | 5290,63 | 42,76985405 | 5352,3471 | 46,77643053 |
| 12 | 5300,7742 | 38,72501933 | 5286,24 | 42,76162388 | 5352,3194 | 46,79894606 |
| 16 | 5293,8007 | 38,70956575 | 5285,88 | 42,76094998 | 5351,8583 | 46,79787371 |
| 4 | 5289,8717 | 38,70089225 | 5283,36 | 42,75623369 | 5349,5701 | 46,79633306 |
| 3 | 5289,0763 | 38,69913935 | 5281,99 | 42,75367992 | 5349,0203 | 46,79987796 |
| 3 | 5282,6034 | 38,68491069 | 5280,65 | 42,75115455 | 5348,7453 | 46,80509134 |
| 5 | 5282,24 | 38,68411377 | 5275,45 | 42,74142238 | 5346,8208 | 46,81968162 |
| 4 | 5281,4446 | 38,68237035 | 5274,44 | 42,73954429 | 5343,0606 | 46,80096011 |
| 9 | 5281,1497 | 38,68172427 | 5269,05 | 42,72945698 | 5341,686 | 46,82001595 |
| 3 | 5280,8389 | 38,68104338 | 5267,89 | 42,72730029 | 5335,8237 | 46,78870158 |
| 3 | 5280,3544 | 38,67998221 | 5267,43 | 42,72643234 | 5335,3626 | 46,78816231 |
| 4 | 5276,0619 | 38,67059783 | 5266,53 | 42,72475229 | 5329,864 | 46,75784606 |
| 4 | 5275,4805 | 38,66932881 | 5263,22 | 42,71856588 | 5328,4922 | 46,76616752 |
| 2 | 5271,6324 | 38,66094389 | 5261,06 | 42,71453663 | 5328,2144 | 46,77549863 |
| 15 | 5270,2696 | 38,65797989 | 5259,10 | 42,71087239 | 5328,1256 | 46,78502473 |
| 3 | 5270,2473 | 38,6579314 | 5257,18 | 42,70728719 | 5327,298 | 46,78963682 |
| 9 | 5264,0007 | 38,64438283 | 5254,86 | 42,70295964 | 5327,0259 | 46,79982262 |
| 4 | 5258,5494 | 38,63260921 | 5254,59 | 42,70245653 | 5321,8939 | 46,76859329 |
| 3 | 5257,8185 | 38,63103399 | 5254,23 | 42,70178575 | 5321,3074 | 46,76671262 |
| 13 | 5256,9141 | 38,62908617 | 5251,35 | 42,69642078 | 5319,7222 | 46,77140736 |
| 2 | 5256,0055 | 38,62713073 | 5248,82 | 42,69170052 | 5316,0288 | 46,76092806 |
| 3 | 5249,0965 | 38,61230269 | 5248,65 | 42,69139318 | 5309,2443 | 46,71865816 |
| 16 | 5248,495 | 38,61101517 | 5248,11 | 42,6903879 | 5303,492 | 46,68486844 |
| 3 | 5242,337 | 38,59786767 | 5247,84 | 42,68988529 | 5298,9345 | 46,65728829 |
| 3 | 5241,6828 | 38,59647452 | 5245,95 | 42,68636758 | 5295,6506 | 46,64610023 |
| 2 | 5239,7204 | 38,59229908 | 5238,70 | 42,67286432 | 5294,6943 | 46,67717827 |
| 3 | 5238,1073 | 38,58887151 | 5235,48 | 42,66687052 | 5292,9624 | 46,68266095 |
| 2 | 5234,0511 | 38,58027048 | 5235,16 | 42,66628508 | 5289,1745 | 46,6601988 |
| 17 | 5227,8863 | 38,56724743 | 5232,84 | 42,66196608 | 5288,6246 | 46,66858424 |
| 3 | 5225,5472 | 38,56232172 | 5229,13 | 42,65505852 | 5287,876 | 46,68282418 |
| 15 | 5224,6307 | 38,56039402 | 5228,59 | 42,65405613 | 5287,2162 | 46,68138747 |
| 3 | 5224,0209 | 38,55911211 | 5227,97 | 42,65291445 | 5286,9751 | 46,68299457 |
| 3 | 5222,2765 | 38,55544843 | 5227,61 | 42,65224629 | 5285,2367 | 46,67378447 |
| 3 | 5221,9656 | 38,55479612 | 5226,97 | 42,65104942 | 5282,8206 | 46,66172092 |
| 12 | 5221,5496 | 38,5539233 | 5226,53 | 42,65024203 | 5279,5182 | 46,64295394 |
| 3 | 5220,8228 | 38,552399 | 5222,89 | 42,64348014 | 5273,7785 | 46,6250692 |
| 3 | 5220,4594 | 38,55163716 | 5221,50 | 42,640893 | 5271,579 | 46,61820408 |
| 2 | 5218,2104 | 38,54692699 | 5220,92 | 42,63982498 | 5270,9404 | 46,61708149 |
| 8 | 5217,6652 | 38,54578653 | 5215,74 | 42,6302169 | 5269,4008 | 46,63370701 |
| 15 | 5217,5521 | 38,54554985 | 5214,02 | 42,62702155 | 5267,6412 | 46,63130669 |
| 11 | 5216,0299 | 38,54236793 | 5211,86 | 42,62302137 | 5266,9081 | 46,63764022 |
| 4 | 5211,9112 | 38,53377663 | 5206,83 | 42,61369257 | 5266,447 | 46,66034207 |
| 13 | 5204,8325 | 38,51907309 | 5203,95 | 42,60836494 | 5266,175 | 46,67324878 |
| 4 | 5203,9603 | 38,5172668 | 5203,44 | 42,60742714 | 5265,8084 | 46,67349526 |
| 5 | 5202,9469 | 38,51516952 | 5194,81 | 42,59145906 | 5263,5144 | 46,7027715 |
| 3 | 5201,3438 | 38,51185506 | 5189,92 | 42,58242523 | 5262,8758 | 46,72351576 |
| 15 | 5200,7664 | 38,51066244 | 5188,27 | 42,57936922 | 5250,0458 | 46,65036889 |
| 17 | 5200,6896 | 38,5105038 | 5188,12 | 42,57910352 | 5249,2181 | 46,64583849 |
| 3 | 5197,4189 | 38,5037575 | 5188,12 | 42,57909783 | 5249,166 | 46,64552283 |
| 9 | 5197,2008 | 38,50330834 | 5187,47 | 42,57790223 | 5247,5319 | 46,63841985 |
| 16 | 5195,6786 | 38,50017481 | 5187,32 | 42,57760904 | 5247,3853 | 46,63829281 |
| 4 | 5192,7713 | 38,49420004 | 5186,33 | 42,5757827 | 5246,5605 | 46,63806429 |
| 16 | 5185,4262 | 38,47916404 | 5185,53 | 42,57431613 | 5246,5267 | 46,64187489 |
| 8 | 5181,9374 | 38,47205177 | 5182,19 | 42,56814816 | 5245,8669 | 46,6546097 |
| 4 | 5181,9374 | 38,47205177 | 5182,19 | 42,56814816 | 5245,5524 | 46,65261137 |
| 4 | 5178,5981 | 38,46526207 | 5181,65 | 42,5671527 | 5242,5677 | 46,63637511 |
| 2 | 5176,9264 | 38,46186956 | 5179,92 | 42,56396207 | 5242,3478 | 46,64373288 |
| 3 | 5176,781 | 38,46157477 | 5171,51 | 42,54844715 | 5241,3368 | 46,67987381 |
| 5 | 5175,9633 | 38,45991716 | 5169,99 | 42,54566447 | 5241,3368 | 46,68750645 |
| 12 | 5174,9639 | 38,45789262 | 5169,24 | 42,54427904 | 5240,787 | 46,68781197 |
| 3 | 5170,7847 | 38,44944326 | 5168,70 | 42,54328549 | 5230,4708 | 46,62497683 |
| 3 | 5170,7847 | 38,44944326 | 5168,27 | 42,54248503 | 5228,1402 | 46,61236104 |
| 5 | 5170,2396 | 38,44834318 | 5167,55 | 42,54116051 | 5227,5904 | 46,61249923 |
| 5 | 5168,2003 | 38,44423198 | 5167,35 | 42,54080196 | 5226,9517 | 46,60942392 |
| 3 | 5167,2191 | 38,44225614 | 5166,83 | 42,53983612 | 5226,9517 | 46,61207268 |
| 15 | 5167,0374 | 38,4418904 | 5166,47 | 42,53917398 | 5226,2157 | 46,60921116 |
| 3 | 5162,313 | 38,43239945 | 5164,93 | 42,53633286 | 5223,7414 | 46,60127753 |
| 4 | 5161,6588 | 38,43108807 | 5163,59 | 42,53387815 | 5213,0953 | 46,54035184 |
| 3 | 5157,7017 | 38,42316946 | 5151,00 | 42,51073553 | 5212,1056 | 46,59750175 |
| 5 | 5157,5886 | 38,42294337 | 5150,14 | 42,5091502 | 5211,9223 | 46,60068144 |
| 4 | 5157,1566 | 38,42208052 | 5148,88 | 42,50682777 | 5207,3831 | 46,57819859 |
| 7 | 5155,7938 | 38,4193602 | 5147,55 | 42,50439543 | 5207,1568 | 46,5834257 |
| 3 | 5154,1361 | 38,4160552 | 5146,90 | 42,50320702 | 5206,497 | 46,58248866 |
| 2 | 5153,3407 | 38,41447093 | 5144,43 | 42,49865817 | 5202,8468 | 46,57175397 |
| 16 | 5149,23 | 38,40629878 | 5143,67 | 42,49726671 | 5202,3914 | 46,57267222 |
| 16 | 5146,5823 | 38,40104903 | 5143,45 | 42,49687079 | 5200,7084 | 46,56306135 |
| 11 | 5137,1233 | 38,38238395 | 5142,33 | 42,49480907 | 5198,9978 | 46,5578379 |
| 3 | 5134,6207 | 38,37746899 | 5140,65 | 42,49173065 | 5198,909 | 46,56570639 |
| 2 | 5132,6261 | 38,37355864 | 5140,19 | 42,49088265 | 5198,5264 | 46,56559823 |
| 16 | 5130,5062 | 38,36940951 | 5135,56 | 42,48240587 | 5193,9602 | 46,55979623 |
| 3 | 5128,8102 | 38,36609527 | 5133,79 | 42,47915799 | 5193,8134 | 46,56775704 |
| 2 | 5128,343 | 38,36518295 | 5133,46 | 42,47854617 | 5192,0067 | 46,5579508 |
| 3 | 5123,6705 | 38,35607851 | 5131,80 | 42,4755101 | 5191,6663 | 46,56410097 |
| 5 | 5122,7007 | 38,35419315 | 5131,71 | 42,47534636 | 5191,2895 | 46,56215467 |
| 15 | 5122,1556 | 38,35313401 | 5131,59 | 42,47512053 | 5189,8858 | 46,55385245 |
| 2 | 5121,8794 | 38,35259752 | 5129,86 | 42,47195924 | 5189,7601 | 46,56170922 |
| 8 | 5121,5419 | 38,35194224 | 5129,50 | 42,47130075 | 5188,0006 | 46,55232999 |
| 15 | 5119,7768 | 38,34851753 | 5128,35 | 42,46918815 | 5187,634 | 46,55578412 |
| 3 | 5119,6522 | 38,34827597 | 5128,35 | 42,46918815 | 5179,936 | 46,50686247 |
| 4 | 5117,9078 | 38,34489668 | 5121,95 | 42,45748047 | 5179,224 | 46,53438504 |
| 4 | 5117,5443 | 38,34419325 | 5120,69 | 42,45517861 | 5178,653 | 46,53705571 |
| 4 | 5113,2519 | 38,33590048 | 5116,55 | 42,44761841 | 5174,4374 | 46,53095348 |
| 2 | 5110,3446 | 38,33030002 | 5114,75 | 42,4443272 | 5167,2005 | 46,49396704 |
| 3 | 5109,9126 | 38,32946904 | 5113,78 | 42,44255335 | 5166,6506 | 46,49532573 |
| 3 | 5109,6178 | 38,32890197 | 5113,60 | 42,44222489 | 5161,6074 | 46,46417415 |
| 3 | 5108,6407 | 38,32702385 | 5108,92 | 42,43368799 | 5160,5077 | 46,48053838 |
| 15 | 5105,9836 | 38,32192409 | 5108,28 | 42,43250643 | 5157,6696 | 46,46573394 |
| 4 | 5105,0751 | 38,32018284 | 5104,25 | 42,42515708 | 5156,1088 | 46,47591482 |
| 3 | 5104,4614 | 38,31900745 | 5103,96 | 42,42463792 | 5155,8732 | 46,47583695 |
| 3 | 5100,8231 | 38,31205095 | 5102,89 | 42,42267018 | 5154,737 | 46,47399761 |
| 4 | 5093,4094 | 38,2979398 | 5100,83 | 42,41892674 | 5154,0039 | 46,47957433 |
| 5 | 5091,8831 | 38,29504522 | 5098,57 | 42,41480242 | 5153,4695 | 46,48745453 |
| 3 | 5091,7419 | 38,29477757 | 5098,34 | 42,41438107 | 5150,3382 | 46,46870652 |
| 17 | 5090,6516 | 38,29271248 | 5095,98 | 42,41008421 | 5149,4217 | 46,47462918 |
| 3 | 5088,358 | 38,28837403 | 5095,98 | 42,4100786 | 5147,0362 | 46,45948394 |
| 4 | 5086,7226 | 38,28528574 | 5093,36 | 42,40530609 | 5145,1328 | 46,46043364 |
| 3 | 5086,2906 | 38,2844707 | 5089,67 | 42,39859126 | 5144,5618 | 46,47515665 |
| 3 | 5086,057 | 38,28403001 | 5087,24 | 42,3941738 | 5139,2465 | 46,45344892 |
| 2 | 5084,6875 | 38,28144836 | 5082,03 | 42,38468991 | 5137,6548 | 46,46924522 |
| 4 | 5084,3604 | 38,28083224 | 5081,52 | 42,38376901 | 5137,5707 | 46,47122694 |
| 5 | 5083,674 | 38,27953988 | 5080,38 | 42,38170145 | 5136,6523 | 46,47103817 |
| 3 | 5082,1799 | 38,27672907 | 5079,48 | 42,38006386 | 5136,1152 | 46,4720979 |
| 3 | 5081,3233 | 38,27511913 | 5072,92 | 42,36815495 | 5132,5594 | 46,48202563 |
| 2 | 5077,2961 | 38,26756583 | 5071,60 | 42,36574445 | 5130,9098 | 46,47812462 |
| 3 | 5074,8431 | 38,26297735 | 5069,72 | 42,36234489 | 5129,9694 | 46,48143031 |
| 10 | 5071,2775 | 38,25632457 | 5069,18 | 42,36136604 | 5128,857 | 46,47703365 |
| 2 | 5071,1684 | 38,25612146 | 5063,08 | 42,35030528 | 5128,6159 | 46,50569559 |
| 3 | 5069,8238 | 38,253618 | 5062,46 | 42,34917531 | 5128,5271 | 46,50821555 |
| 16 | 5069,5735 | 38,25315238 | 5061,45 | 42,34735019 | 5126,3277 | 46,4992193 |
| 14 | 5069,4604 | 38,25294187 | 5060,37 | 42,34538943 | 5125,4636 | 46,4990794 |
| 16 | 5067,9122 | 38,25006385 | 5057,49 | 42,34017718 | 5119,9404 | 46,47820249 |
| 16 | 5067,0017 | 38,24837292 | 5056,77 | 42,33887447 | 5119,305 | 46,47771924 |
| 15 | 5066,8074 | 38,2480124 | 5053,18 | 42,33236305 | 5118,2786 | 46,4889624 |
| 10 | 5065,2811 | 38,24518124 | 5052,28 | 42,33074133 | 5115,3305 | 46,47465161 |
| 2 | 5062,2284 | 38,23952984 | 5052,28 | 42,33073575 | 5115,2206 | 46,47396793 |
| 7 | 5062,2284 | 38,23952984 | 5048,07 | 42,32312293 | 5113,8642 | 46,48611493 |
| 3 | 5060,3763 | 38,23610822 | 5043,54 | 42,31493549 | 5113,4977 | 46,50611476 |
| 16 | 5060,0116 | 38,23543498 | 5041,74 | 42,31168586 | 5110,8217 | 46,49797002 |
| 3 | 5059,0345 | 38,23363257 | 5040,73 | 42,30986088 | 5109,2821 | 46,49316183 |
| 4 | 5056,8317 | 38,2295746 | 5039,22 | 42,30713229 | 5108,931 | 46,49837015 |
| 3 | 5056,3774 | 38,22873869 | 5035,73 | 42,30083293 | 5106,2029 | 46,49820619 |
| 4 | 5053,4701 | 38,22339651 | 5034,12 | 42,29791168 | 5106,2029 | 46,5061692 |
| 4 | 5050,6407 | 38,21821011 | 5033,18 | 42,29622973 | 5103,9668 | 46,49654317 |
| 3 | 5050,4337 | 38,21783118 | 5032,10 | 42,29427735 | 5100,7593 | 46,48148056 |
| 3 | 5049,8038 | 38,21667844 | 5031,78 | 42,29369336 | 5100,3011 | 46,48016021 |
| 3 | 5049,2908 | 38,21574027 | 5029,62 | 42,28980085 | 5100,0233 | 46,48900328 |
| 4 | 5048,7862 | 38,21481762 | 5028,77 | 42,288272 | 5098,1904 | 46,48152162 |
| 2 | 5047,2921 | 38,21208823 | 5027,57 | 42,28610971 | 5097,3685 | 46,4821905 |
| 8 | 5046,7469 | 38,2110933 | 5018,83 | 42,27035745 | 5094,5145 | 46,50696813 |
| 5 | 5042,0225 | 38,20249003 | 5018,72 | 42,27016318 | 5093,1529 | 46,49884449 |
| 4 | 5039,5191 | 38,19794535 | 5017,39 | 42,26776741 | 5091,1368 | 46,4925571 |
| 3 | 5035,1176 | 38,18997874 | 5017,03 | 42,26711998 | 5090,5869 | 46,49082603 |
| 3 | 5030,6881 | 38,18199188 | 5014,64 | 42,26281644 | 5089,466 | 46,49542302 |
| 2 | 5028,871 | 38,17872439 | 5014,41 | 42,26239487 | 5085,8215 | 46,4734097 |
| 3 | 5026,9045 | 38,17519387 | 5012,90 | 42,25967717 | 5083,7475 | 46,46763002 |
| 14 | 5024,5059 | 38,17089604 | 5012,25 | 42,25851817 | 5078,8566 | 46,43970397 |
| 4 | 5023,3066 | 38,1687505 | 5009,88 | 42,25424363 | 5070,5721 | 46,39869377 |
| 16 | 5020,2218 | 38,16324181 | 5009,88 | 42,25424363 | 5070,5666 | 46,39865896 |
| 4 | 5019,2727 | 38,16155015 | 5009,48 | 42,25352859 | 5068,1527 | 46,38526522 |
| 8 | 5018,1825 | 38,15960848 | 5009,02 | 42,25269719 | 5068,1315 | 46,38739412 |
| 3 | 5014,5525 | 38,15315697 | 5008,66 | 42,2520506 | 5066,943 | 46,38160147 |
| 15 | 5013,4166 | 38,15114238 | 5007,68 | 42,25029942 | 5065,3037 | 46,37595078 |
| 10 | 5003,9159 | 38,13437137 | 5004,53 | 42,24464404 | 5064,8324 | 46,38835058 |
| 3 | 5001,4851 | 38,13010318 | 5004,08 | 42,24383635 | 5064,4658 | 46,38821948 |
| 4 | 5000,4115 | 38,12822094 | 5001,21 | 42,23866844 | 5062,8741 | 46,39216958 |
| 4 | 4999,071 | 38,12587333 | 4998,41 | 42,23364114 | 5061,7743 | 46,39886195 |
| 3 | 4996,2675 | 38,12097266 | 4997,07 | 42,23124355 | 5056,967 | 46,37483498 |
| 3 | 4995,9142 | 38,12035599 | 4995,71 | 42,22879666 | 5051,2692 | 46,34528259 |
| 4 | 4995,8003 | 38,12015708 | 4995,09 | 42,22769417 | 5047,3838 | 46,32359 |
| 3 | 4995,4368 | 38,11952297 | 4994,55 | 42,22672634 | 5045,4604 | 46,31400022 |
| 17 | 4994,9603 | 38,11869173 | 4990,01 | 42,2185755 | 5043,849 | 46,32593272 |
| 3 | 4988,8082 | 38,10799309 | 4989,88 | 42,21834184 | 5042,2271 | 46,31626105 |
| 4 | 4986,0566 | 38,10322717 | 4986,84 | 42,21288991 | 5041,1885 | 46,32448918 |
| 3 | 4985,3298 | 38,10197023 | 4985,82 | 42,21106416 | 5039,3126 | 46,31753349 |
| 3 | 4983,9488 | 38,0995843 | 4983,04 | 42,20609834 | 5038,3504 | 46,32492223 |
| 5 | 4982,3539 | 38,0968325 | 4977,01 | 42,19528867 | 5032,2074 | 46,31527265 |
| 15 | 4976,5952 | 38,08692956 | 4976,24 | 42,19392139 | 5032,1448 | 46,31859159 |
| 15 | 4976,1925 | 38,08623901 | 4976,11 | 42,19368013 | 5031,4285 | 46,31469486 |
| 6 | 4974,609 | 38,08352612 | 4974,92 | 42,19155167 | 5031,291 | 46,31960686 |
| 4 | 4973,3896 | 38,08143968 | 4972,54 | 42,18730694 | 5029,3694 | 46,31893175 |
| 3 | 4972,36 | 38,07967963 | 4971,36 | 42,18518516 | 5028,6362 | 46,32003905 |
| 5 | 4972,1741 | 38,07936214 | 4967,36 | 42,17805107 | 5027,2433 | 46,33057287 |
| 5 | 4972,0651 | 38,07917591 | 4966,28 | 42,17612369 | 5020,5688 | 46,29339281 |
| 6 | 4970,4297 | 38,07638468 | 4965,59 | 42,17487656 | 5019,4196 | 46,28947778 |
| 6 | 4968,7944 | 38,07359763 | 4961,57 | 42,16770201 | 5017,8223 | 46,2988182 |
| 6 | 4965,3419 | 38,06772757 | 4960,77 | 42,16627698 | 5015,6593 | 46,28894291 |
| 16 | 4964,1998 | 38,0657897 | 4952,67 | 42,15182873 | 5015,3663 | 46,32631885 |
| 4 | 4963,4563 | 38,06452938 | 4952,17 | 42,15093188 | 5015,2563 | 46,32805508 |
| 4 | 4962,684 | 38,06322117 | 4950,83 | 42,1485581 | 5013,6068 | 46,32401688 |
| 16 | 4962,5478 | 38,0629904 | 4950,03 | 42,14712852 | 5011,9572 | 46,3174149 |
| 8 | 4959,1639 | 38,05726973 | 4948,70 | 42,14475229 | 5011,9277 | 46,32367861 |
| 15 | 4956,4383 | 38,05267493 | 4948,09 | 42,14367853 | 5008,4748 | 46,30464958 |
| 5 | 4955,4389 | 38,05099308 | 4944,25 | 42,13682664 | 5007,4027 | 46,31643541 |
| 3 | 4953,5309 | 38,0477866 | 4943,30 | 42,13514614 | 5007,3227 | 46,32048764 |
| 4 | 4952,4533 | 38,04597804 | 4942,12 | 42,13303933 | 5005,5323 | 46,31482717 |
| 3 | 4952,0773 | 38,04534739 | 4938,72 | 42,12698527 | 5004,7145 | 46,32605884 |
| 9 | 4951,9179 | 38,04508012 | 4937,21 | 42,12431448 | 5002,7407 | 46,32076149 |
| 6 | 4950,2602 | 38,04230301 | 4936,36 | 42,12280342 | 5002,243 | 46,32169859 |
| 3 | 4948,7806 | 38,03982783 | 4934,49 | 42,11947322 | 4999,4937 | 46,31326129 |
| 2 | 4947,0507 | 38,03693834 | 4933,77 | 42,11819474 | 4998,4857 | 46,31032315 |
| 3 | 4944,9907 | 38,03350349 | 4933,25 | 42,11726275 | 4996,65 | 46,30118519 |
| 3 | 4940,0391 | 38,0252745 | 4932,41 | 42,11576601 | 4996,5612 | 46,30468105 |
| 2 | 4938,8652 | 38,02332914 | 4931,11 | 42,11347106 | 4995,0949 | 46,30158767 |
| 4 | 4937,0109 | 38,02026064 | 4926,85 | 42,10589468 | 4993,262 | 46,31048768 |
| 3 | 4936,2002 | 38,01892082 | 4926,65 | 42,10555087 | 4993,1816 | 46,31090907 |
| 3 | 4934,2433 | 38,015691 | 4925,04 | 42,10267795 | 4991,7695 | 46,30972573 |
| 4 | 4934,0155 | 38,01531545 | 4924,73 | 42,10213447 | 4990,7848 | 46,30494126 |
| 3 | 4931,6481 | 38,01141687 | 4923,16 | 42,09935357 | 4987,9467 | 46,29444528 |
| 3 | 4931,1809 | 38,01064844 | 4920,75 | 42,09507869 | 4987,6078 | 46,30388167 |
| 3 | 4928,205 | 38,00576242 | 4920,64 | 42,09488731 | 4985,4328 | 46,29057818 |
| 14 | 4926,8199 | 38,00349295 | 4919,03 | 42,09201706 | 4982,9522 | 46,28259428 |
| 4 | 4925,9719 | 38,00210505 | 4917,41 | 42,08914752 | 4981,0847 | 46,27850493 |
| 3 | 4924,7666 | 38,0001341 | 4915,76 | 42,08622953 | 4980,8874 | 46,28515969 |
| 8 | 4924,6394 | 37,99992634 | 4913,99 | 42,08309197 | 4979,2378 | 46,28318004 |
| 4 | 4924,4214 | 37,99957009 | 4913,59 | 42,08237523 | 4976,8762 | 46,27011473 |
| 4 | 4923,0041 | 37,99725626 | 4913,35 | 42,08195042 | 4974,4883 | 46,25609029 |
| 3 | 4922,3904 | 37,99625539 | 4912,86 | 42,08108934 | 4974,017 | 46,25542864 |
| 3 | 4921,5504 | 37,99488636 | 4911,66 | 42,0789609 | 4969,7855 | 46,2343047 |
| 3 | 4921,505 | 37,99481236 | 4911,01 | 42,0778094 | 4969,6181 | 46,23636157 |
| 3 | 4920,8236 | 37,99370265 | 4907,88 | 42,0722637 | 4968,7628 | 46,24595207 |
| 3 | 4919,2408 | 37,9911278 | 4905,43 | 42,06794071 | 4967,5686 | 46,25007437 |
| 16 | 4917,0845 | 37,98762631 | 4905,31 | 42,06772857 | 4967,4187 | 46,24969655 |
| 5 | 4916,2809 | 37,98632315 | 4905,18 | 42,06748978 | 4967,3242 | 46,24974287 |
| 5 | 4916,0732 | 37,98598657 | 4904,19 | 42,06573984 | 4967,1987 | 46,25368608 |
| 5 | 4915,9175 | 37,98573418 | 4903,12 | 42,0638502 | 4965,7691 | 46,24971921 |
| 4 | 4913,9187 | 37,98249855 | 4902,51 | 42,06275964 | 4965,6041 | 46,25162457 |
| 5 | 4912,7739 | 37,98064813 | 4902,30 | 42,06239979 | 4964,9415 | 46,24838807 |
| 3 | 4912,5782 | 37,98033204 | 4900,86 | 42,05985564 | 4964,3028 | 46,25122021 |
| 3 | 4910,9428 | 37,97769276 | 4899,07 | 42,05667626 | 4964,257 | 46,25953963 |
| 6 | 4908,9087 | 37,97441587 | 4897,60 | 42,05408798 | 4963,5697 | 46,2621808 |
| 5 | 4903,9248 | 37,96641398 | 4893,85 | 42,04746105 | 4959,2596 | 46,25273357 |
| 5 | 4901,5719 | 37,96264987 | 4891,41 | 42,04314744 | 4959,1374 | 46,26363523 |
| 4 | 4899,3741 | 37,95914166 | 4888,95 | 42,03880872 | 4958,9875 | 46,27442748 |
| 6 | 4899,1318 | 37,95875539 | 4882,99 | 42,0282919 | 4958,7781 | 46,30155897 |
| 10 | 4897,4266 | 37,95603924 | 4882,78 | 42,02791681 | 4958,621 | 46,30157555 |
| 15 | 4896,7696 | 37,95499406 | 4880,65 | 42,02416126 | 4956,9031 | 46,30082005 |
| 9 | 4896,075 | 37,95388967 | 4880,18 | 42,02334618 | 4956,6048 | 46,30112995 |
| 3 | 4891,1367 | 37,94605992 | 4875,87 | 42,01574158 | 4956,2747 | 46,31960475 |
| 5 | 4891,0155 | 37,94586833 | 4875,03 | 42,0142635 | 4951,5513 | 46,29358587 |
| 11 | 4888,8004 | 37,94236905 | 4873,71 | 42,01194119 | 4946,5241 | 46,26791851 |
| 7 | 4888,1774 | 37,94138626 | 4873,49 | 42,01156123 | 4944,9633 | 46,25902725 |
| 15 | 4886,2083 | 37,93828384 | 4872,09 | 42,00909174 | 4938,6061 | 46,22530586 |
| 16 | 4885,0791 | 37,93650755 | 4871,63 | 42,00827412 | 4936,1656 | 46,21200709 |
| 7 | 4882,992 | 37,93322972 | 4870,65 | 42,0065595 | 4928,6537 | 46,16890546 |
| 14 | 4882,665 | 37,93271665 | 4870,61 | 42,00648037 | 4927,5147 | 46,16188103 |
| 6 | 4878,9702 | 37,92693242 | 4869,93 | 42,00529359 | 4925,4095 | 46,15171187 |
| 4 | 4877,2137 | 37,92419002 | 4866,05 | 41,99846554 | 4925,0796 | 46,16807817 |
| 3 | 4876,9635 | 37,9237997 | 4865,44 | 41,99738486 | 4924,8018 | 46,16923461 |
| 6 | 4874,9727 | 37,9206981 | 4865,23 | 41,99702345 | 4921,3528 | 46,1482928 |
| 14 | 4872,1519 | 37,91631401 | 4865,08 | 41,9967524 | 4919,581 | 46,13776587 |
| 7 | 4872,1519 | 37,91631401 | 4863,10 | 41,99327451 | 4919,1199 | 46,14423804 |
| 10 | 4868,2415 | 37,91025706 | 4859,04 | 41,98613779 | 4917,3205 | 46,15209324 |
| 5 | 4864,3644 | 37,90427521 | 4858,14 | 41,9845619 | 4914,4752 | 46,13827027 |
| 10 | 4863,4299 | 37,90283692 | 4853,21 | 41,97590111 | 4914,4752 | 46,16167451 |
| 4 | 4858,1344 | 37,89471238 | 4852,09 | 41,97392871 | 4911,9718 | 46,15109441 |
| 4 | 4857,8229 | 37,89423583 | 4849,51 | 41,96940629 | 4906,6201 | 46,12930179 |
| 15 | 4856,9756 | 37,89294035 | 4845,44 | 41,96227389 | 4905,6775 | 46,14257752 |
| 4 | 4856,8884 | 37,89280708 | 4842,31 | 41,95679521 | 4904,8847 | 46,15233603 |
| 3 | 4853,9292 | 37,88829174 | 4840,91 | 41,9543377 | 4902,2576 | 46,14227685 |
| 4 | 4853,0466 | 37,8869477 | 4840,48 | 41,95358165 | 4900,336 | 46,13210616 |
| 6 | 4851,593 | 37,88473665 | 4840,26 | 41,95320364 | 4900,0218 | 46,13113007 |
| 15 | 4851,3427 | 37,88435634 | 4835,84 | 41,94545735 | 4899,0792 | 46,14605416 |
| 14 | 4851,2296 | 37,8841844 | 4835,68 | 41,94516866 | 4896,0942 | 46,12786389 |
| 8 | 4850,2604 | 37,88271275 | 4834,56 | 41,94321274 | 4895,204 | 46,12748636 |
| 4 | 4848,7895 | 37,8804818 | 4834,22 | 41,94262467 | 4894,9262 | 46,12730843 |
| 14 | 4848,5948 | 37,88018678 | 4834,04 | 41,94230998 | 4893,7377 | 46,12060488 |
| 4 | 4844,2561 | 37,87362749 | 4832,49 | 41,93959856 | 4893,4966 | 46,12639136 |
| 16 | 4841,7808 | 37,86989838 | 4832,17 | 41,93903226 | 4893,3711 | 46,12712269 |
| 8 | 4841,0994 | 37,86887353 | 4832,06 | 41,93884889 | 4893,0567 | 46,1256193 |
| 2 | 4839,3822 | 37,86629412 | 4828,83 | 41,93318761 | 4892,8367 | 46,13950077 |
| 3 | 4837,887 | 37,86405186 | 4828,51 | 41,93263722 | 4892,3936 | 46,13816991 |
| 2 | 4837,2301 | 37,86306779 | 4826,77 | 41,92959824 | 4890,9098 | 46,13694132 |
| 6 | 4835,0835 | 37,85985703 | 4824,56 | 41,92572211 | 4890,7135 | 46,14615206 |
| 7 | 4834,8759 | 37,85954679 | 4821,76 | 41,9208452 | 4888,3279 | 46,14414892 |
| 5 | 4834,6256 | 37,85917301 | 4821,76 | 41,9208452 | 4886,6783 | 46,13366571 |
| 14 | 4834,4605 | 37,85892651 | 4820,47 | 41,91857592 | 4886,495 | 46,1386226 |
| 3 | 4831,4234 | 37,85439892 | 4820,47 | 41,91857592 | 4884,4789 | 46,12580978 |
| 4 | 4830,0996 | 37,85242986 | 4814,53 | 41,90821794 | 4883,8402 | 46,14968798 |
| 9 | 4827,3573 | 37,84835989 | 4814,06 | 41,90739241 | 4883,1529 | 46,14754617 |
| 5 | 4825,94 | 37,84626095 | 4813,13 | 41,90577917 | 4881,4209 | 46,14088907 |
| 4 | 4825,5039 | 37,84561575 | 4811,56 | 41,90304257 | 4881,1797 | 46,14673571 |
| 6 | 4825,2858 | 37,84529326 | 4810,48 | 41,90116121 | 4879,9127 | 46,14375607 |
| 8 | 4824,4926 | 37,84412067 | 4809,62 | 41,89965636 | 4877,0848 | 46,12984211 |
| 5 | 4821,6112 | 37,83986978 | 4807,89 | 41,89664189 | 4876,8754 | 46,13663772 |
| 7 | 4820,8158 | 37,83869863 | 4807,58 | 41,89610464 | 4876,4564 | 46,13542364 |
| 8 | 4819,1805 | 37,83629376 | 4806,66 | 41,89449304 | 4873,3929 | 46,12029923 |
| 3 | 4818,9988 | 37,83602682 | 4805,09 | 41,89175921 | 4872,6569 | 46,12299098 |
| 2 | 4817 | 37,83309377 | 4804,91 | 41,89144595 | 4872,6569 | 46,12383536 |
| 4 | 4814,5246 | 37,82947004 | 4803,73 | 41,88939117 | 4872,0576 | 46,12556462 |
| 8 | 4813,7292 | 37,8283077 | 4802,86 | 41,88787002 | 4866,6085 | 46,09503501 |
| 5 | 4813,4344 | 37,82787704 | 4801,42 | 41,88536505 | 4866,4019 | 46,10047295 |
| 10 | 4812,6556 | 37,82674033 | 4801,06 | 41,88473889 | 4863,5843 | 46,08425419 |
| 6 | 4811,0722 | 37,82443192 | 4800,10 | 41,88306932 | 4863,4955 | 46,08818914 |
| 15 | 4810,2848 | 37,82328548 | 4798,80 | 41,88080029 | 4862,4846 | 46,08787882 |
| 8 | 4808,6061 | 37,82084466 | 4798,64 | 41,88053562 | 4861,6048 | 46,08300093 |
| 6 | 4807,9831 | 37,81993991 | 4798,45 | 41,88020033 | 4856,986 | 46,05455141 |
| 5 | 4806,0449 | 37,817129 | 4794,47 | 41,87326781 | 4856,8027 | 46,07206452 |
| 4 | 4805,9844 | 37,81704126 | 4791,93 | 41,86885178 | 4856,3473 | 46,08106656 |
| 5 | 4805,2798 | 37,81602104 | 4791,71 | 41,86847129 | 4855,2476 | 46,07510264 |
| 5 | 4805,2798 | 37,81602104 | 4791,03 | 41,86729907 | 4854,4621 | 46,07326806 |
| 2 | 4803,4664 | 37,81339859 | 4789,33 | 41,86434564 | 4852,8649 | 46,07107238 |
| 6 | 4801,5974 | 37,81070116 | 4787,85 | 41,86177458 | 4852,0707 | 46,07294918 |
| 8 | 4801,2859 | 37,81025211 | 4785,45 | 41,85760324 | 4850,571 | 46,07465145 |
| 8 | 4801,2236 | 37,81016232 | 4785,08 | 41,85695546 | 4850,3774 | 46,07516588 |
| 9 | 4799,2835 | 37,80736912 | 4784,87 | 41,85659857 | 4849,749 | 46,07213326 |
| 4 | 4798,3267 | 37,80599378 | 4784,46 | 41,85588483 | 4847,794 | 46,06163054 |
| 8 | 4797,3922 | 37,80465188 | 4784,23 | 41,8554798 | 4847,7329 | 46,06233286 |
| 5 | 4796,7692 | 37,80375804 | 4783,51 | 41,85423091 | 4846,158 | 46,05568692 |
| 15 | 4796,2853 | 37,80306422 | 4783,08 | 41,85348165 | 4845,1931 | 46,05157203 |
| 6 | 4795,1951 | 37,80150228 | 4782,43 | 41,85235784 | 4843,5694 | 46,04427937 |
| 4 | 4794,3229 | 37,80025407 | 4782,07 | 41,85173356 | 4843,3078 | 46,04429765 |
| 5 | 4792,1746 | 37,7971847 | 4781,46 | 41,85066701 | 4842,9936 | 46,04517223 |
| 4 | 4789,7438 | 37,79372045 | 4781,08 | 41,85001696 | 4842,9308 | 46,04652291 |
| 6 | 4789,5621 | 37,79346186 | 4780,15 | 41,84839335 | 4840,0087 | 46,0323235 |
| 15 | 4789,0401 | 37,79271926 | 4779,19 | 41,84674055 | 4839,0661 | 46,0307823 |
| 8 | 4786,957 | 37,78976004 | 4774,60 | 41,83876893 | 4838,4377 | 46,04824467 |
| 2 | 4783,3841 | 37,78470031 | 4772,36 | 41,83489124 | 4836,9711 | 46,04935986 |
| 5 | 4779,3945 | 37,77907408 | 4771,75 | 41,83382633 | 4835,7248 | 46,04430476 |
| 9 | 4779,0091 | 37,77853193 | 4770,92 | 41,83239828 | 4834,9916 | 46,0434881 |
| 8 | 4776,4428 | 37,77492758 | 4769,66 | 41,8302174 | 4834,5518 | 46,04656051 |
| 3 | 4770,136 | 37,76611335 | 4768,84 | 41,82878449 | 4833,8919 | 46,04622245 |
| 4 | 4769,9014 | 37,76578656 | 4764,73 | 41,82167967 | 4833,8031 | 46,06477119 |
| 8 | 4768,6658 | 37,76406743 | 4763,78 | 41,82003089 | 4833,5254 | 46,06744068 |
| 4 | 4768,4617 | 37,76378381 | 4763,65 | 41,81981215 | 4832,5173 | 46,06162264 |
| 4 | 4767,9389 | 37,76305729 | 4762,88 | 41,8184784 | 4830,6415 | 46,05328891 |
| 5 | 4767,5028 | 37,7624516 | 4762,29 | 41,81745241 | 4830,5928 | 46,05573901 |
| 7 | 4766,8487 | 37,76154363 | 4761,93 | 41,81683011 | 4828,5402 | 46,04436844 |
| 4 | 4766,8264 | 37,76151268 | 4761,32 | 41,81576695 | 4823,6279 | 46,01600952 |
| 6 | 4766,4853 | 37,76103948 | 4760,54 | 41,81441888 | 4822,1616 | 46,01031651 |
| 2 | 4766,1904 | 37,76063059 | 4758,88 | 41,81154553 | 4820,912 | 46,01010208 |
| 7 | 4765,4859 | 37,75965416 | 4758,26 | 41,81047933 | 4820,8786 | 46,01275681 |
| 4 | 4763,5779 | 37,75701378 | 4757,62 | 41,80936525 | 4820,0355 | 46,01039438 |
| 4 | 4762,6601 | 37,75574557 | 4756,54 | 41,80749983 | 4814,8826 | 45,98266254 |
| 2 | 4761,3751 | 37,7539724 | 4756,34 | 41,80716291 | 4813,3639 | 45,97391721 |
| 15 | 4756,673 | 37,74750563 | 4756,28 | 41,80705929 | 4812,9973 | 45,97186621 |
| 2 | 4755,2194 | 37,74551341 | 4753,79 | 41,80275245 | 4811,5732 | 45,97439452 |
| 5 | 4753,9474 | 37,74377292 | 4751,94 | 41,79955672 | 4809,8843 | 45,97225247 |
| 5 | 4753,1116 | 37,74263055 | 4751,63 | 41,79902419 | 4808,5985 | 45,96551216 |
| 5 | 4751,4115 | 37,7403104 | 4751,57 | 41,79891769 | 4808,2347 | 45,96348701 |
| 4 | 4750,9789 | 37,73972069 | 4749,52 | 41,79538238 | 4807,5932 | 45,96891269 |
| 2 | 4748,5648 | 37,73643545 | 4748,98 | 41,79445083 | 4807,4987 | 45,97081586 |
| 5 | 4748,3311 | 37,73611801 | 4748,70 | 41,79396645 | 4804,0323 | 45,95008782 |
| 4 | 4748,003 | 37,7356723 | 4747,78 | 41,79236976 | 4802,7362 | 45,94614221 |
| 7 | 4746,4974 | 37,73362937 | 4747,16 | 41,79130543 | 4800,3506 | 45,93384197 |
| 4 | 4746,134 | 37,73313679 | 4742,61 | 41,7834592 | 4799,8007 | 45,95143107 |
| 4 | 4745,9482 | 37,73288497 | 4739,51 | 41,77810972 | 4792,686 | 45,92058778 |
| 3 | 4744,4374 | 37,73083985 | 4738,19 | 41,77583649 | 4792,2496 | 45,9239209 |
| 4 | 4741,773 | 37,7272418 | 4737,45 | 41,77455594 | 4789,8145 | 45,91188537 |
| 5 | 4740,6828 | 37,7257727 | 4734,42 | 41,769329 | 4789,5788 | 45,92442644 |
| 4 | 4738,692 | 37,72309489 | 4734,15 | 41,76886433 | 4788,8036 | 45,92074739 |
| 4 | 4738,4497 | 37,72276942 | 4733,88 | 41,76839968 | 4787,1752 | 45,91164668 |
| 4 | 4737,7402 | 37,72181681 | 4732,80 | 41,76654127 | 4785,6513 | 45,90695288 |
| 5 | 4733,5962 | 37,71626878 | 4729,97 | 41,76166433 | 4784,9546 | 45,91562063 |
| 4 | 4733,5349 | 37,71618699 | 4728,12 | 41,75849186 | 4784,6796 | 45,92239108 |
| 3 | 4733,0511 | 37,71554096 | 4723,90 | 41,75122159 | 4784,4047 | 45,94016048 |
| 3 | 4730,42 | 37,71203456 | 4720,80 | 41,74590258 | 4783,305 | 45,94744746 |
| 5 | 4730,2642 | 37,71182734 | 4719,15 | 41,74305467 | 4779,856 | 45,93317117 |
| 4 | 4730,1396 | 37,71166158 | 4718,41 | 41,74179299 | 4779,6116 | 45,93500372 |
| 3 | 4728,0837 | 37,70893018 | 4717,53 | 41,7402737 | 4778,8959 | 45,93453214 |
| 1 | 4722,1486 | 37,701082 | 4716,90 | 41,73919241 | 4778,5395 | 45,93516889 |
| 3 | 4720,2184 | 37,69854145 | 4714,46 | 41,73499714 | 4774,6541 | 45,92173246 |
| 4 | 4719,6732 | 37,69782502 | 4713,41 | 41,73319212 | 4774,2323 | 45,9238943 |
| 3 | 4718,3327 | 37,69606523 | 4712,13 | 41,73100901 | 4771,5121 | 45,91246317 |
| 2 | 4718,0602 | 37,69570776 | 4711,94 | 41,73067475 | 4771,355 | 45,91236143 |
| 3 | 4717,96 | 37,6955764 | 4710,32 | 41,72789698 | 4771,2293 | 45,91901362 |
| 4 | 4717,7876 | 37,69535041 | 4709,06 | 41,72573699 | 4769,1555 | 45,91162811 |
| 3 | 4716,6974 | 37,69392215 | 4706,36 | 41,7211099 | 4768,6421 | 45,92077432 |
| 3 | 4711,973 | 37,68775449 | 4704,75 | 41,7183346 | 4764,6098 | 45,90259078 |
| 2 | 4708,4593 | 37,68319001 | 4704,39 | 41,71771797 | 4762,0438 | 45,88793702 |
| 2 | 4707,8363 | 37,68238271 | 4702,27 | 41,71409581 | 4761,2219 | 45,89242543 |
| 3 | 4707,7029 | 37,68220987 | 4701,84 | 41,71336201 | 4760,672 | 45,89089837 |
| 3 | 4705,6558 | 37,67956194 | 4701,51 | 41,71278616 | 4760,3942 | 45,89067686 |
| 1 | 4705,1886 | 37,67895846 | 4700,43 | 41,71093732 | 4759,1112 | 45,88747981 |
| 4 | 4702,1608 | 37,67505613 | 4699,46 | 41,70926836 | 4758,9439 | 45,89089046 |
| 3 | 4699,4258 | 37,67154354 | 4699,22 | 41,70887228 | 4756,3619 | 45,87554362 |
| 1 | 4698,6471 | 37,6705455 | 4698,99 | 41,70847269 | 4754,7124 | 45,86613156 |
| 2 | 4698,1632 | 37,66992584 | 4697,55 | 41,70600863 | 4754,3458 | 45,87040692 |
| 1 | 4698,0046 | 37,66972283 | 4696,87 | 41,70483312 | 4751,4132 | 45,85492088 |
| 1 | 4696,7781 | 37,66815407 | 4695,68 | 41,7028062 | 4750,3135 | 45,85336471 |
| 1 | 4695,6193 | 37,66667411 | 4695,37 | 41,70227314 | 4749,3606 | 45,84873792 |
| 1 | 4693,9839 | 37,66458904 | 4691,26 | 41,69523502 | 4748,8472 | 45,86433578 |
| 1 | 4692,712 | 37,66297022 | 4690,00 | 41,6930816 | 4748,7322 | 45,86937508 |
| 1 | 4690,5481 | 37,66022206 | 4689,86 | 41,69283552 | 4747,3809 | 45,86144662 |
| 2 | 4689,9864 | 37,65950981 | 4689,68 | 41,69254317 | 4746,5328 | 45,85684009 |
| 1 | 4689,9251 | 37,65943219 | 4689,45 | 41,69213307 | 4746,0615 | 45,85494367 |
| 2 | 4689,9251 | 37,65943219 | 4688,92 | 41,69123616 | 4745,4747 | 45,8536178 |
| 1 | 4688,351 | 37,65743914 | 4688,74 | 41,69093214 | 4740,9659 | 45,82577822 |
| 2 | 4687,9876 | 37,65697956 | 4684,58 | 41,68381719 | 4740,2487 | 45,84028036 |
| 1 | 4685,0803 | 37,65331032 | 4683,89 | 41,6826283 | 4739,6829 | 45,83986902 |
| 1 | 4684,1907 | 37,6521903 | 4681,50 | 41,67854991 | 4739,5363 | 45,84986033 |
| 2 | 4683,99 | 37,65193777 | 4681,34 | 41,67828661 | 4739,4632 | 45,85010107 |
| 2 | 4683,2279 | 37,65097941 | 4681,22 | 41,67807598 | 4738,8152 | 45,84654676 |
| 2 | 4682,5363 | 37,65011058 | 4679,19 | 41,67460116 | 4738,5832 | 45,85437796 |
| 1 | 4681,0827 | 37,64828669 | 4676,33 | 41,66972954 | 4737,578 | 45,86103394 |
| 2 | 4680,92 | 37,64808274 | 4671,40 | 41,6613178 | 4733,4512 | 45,85732627 |
| 2 | 4679,1929 | 37,64592057 | 4670,86 | 41,66039778 | 4731,2939 | 45,84607898 |
| 1 | 4675,7 | 37,64156185 | 4670,22 | 41,65929912 | 4730,6655 | 45,84502601 |
| 1 | 4674,7229 | 37,64034599 | 4669,17 | 41,65750683 | 4730,6655 | 45,84982297 |
| 3 | 4673,451 | 37,63876543 | 4668,78 | 41,65684639 | 4725,7532 | 45,82037231 |
| 1 | 4673,3056 | 37,63858495 | 4668,42 | 41,6562333 | 4724,8812 | 45,81647201 |
| 3 | 4672,4812 | 37,63756205 | 4659,76 | 41,64148945 | 4723,9101 | 45,84974921 |
| 3 | 4672,3607 | 37,63741267 | 4659,15 | 41,64043998 | 4721,5821 | 45,83776204 |
| 2 | 4669,9892 | 37,63447654 | 4657,27 | 41,63724497 | 4719,5214 | 45,83321231 |
| 1 | 4668,9163 | 37,63315105 | 4656,99 | 41,63676764 | 4718,0551 | 45,82517057 |
| 2 | 4667,9645 | 37,63197671 | 4656,53 | 41,63598088 | 4717,6886 | 45,82494523 |
| 1 | 4667,2729 | 37,63112437 | 4655,83 | 41,63479734 | 4716,3168 | 45,81939276 |
| 3 | 4664,538 | 37,62776082 | 4655,11 | 41,63357374 | 4713,07 | 45,80203153 |
| 1 | 4661,2672 | 37,62375366 | 4651,88 | 41,62806928 | 4710,5564 | 45,80077663 |
| 1 | 4660,6442 | 37,62299229 | 4650,82 | 41,62628227 | 4709,4741 | 45,79867687 |
| 3 | 4659,6412 | 37,62176773 | 4650,05 | 41,62497233 | 4708,514 | 45,79607788 |
| 3 | 4658,9829 | 37,62096493 | 4649,72 | 41,62440124 | 4706,3248 | 45,78369215 |
| 3 | 4657,3475 | 37,61897345 | 4649,42 | 41,62389175 | 4705,0578 | 45,77700206 |
| 3 | 4656,5381 | 37,61798931 | 4649,36 | 41,62379002 | 4704,8586 | 45,77600785 |
| 3 | 4655,8939 | 37,61720675 | 4648,28 | 41,62195659 | 4704,1254 | 45,77625022 |
| 2 | 4654,3675 | 37,61535528 | 4648,20 | 41,62182914 | 4701,7586 | 45,7615499 |
| 3 | 4653,4631 | 37,61425994 | 4642,04 | 41,6113586 | 4701,1302 | 45,78554301 |
| 5 | 4652,0095 | 37,61250207 | 4641,45 | 41,61035222 | 4700,8263 | 45,78630069 |
| 4 | 4651,9223 | 37,61239672 | 4641,42 | 41,61031212 | 4699,4545 | 45,77769003 |
| 2 | 4651,6461 | 37,61206311 | 4641,42 | 41,61031212 | 4698,6268 | 45,77243026 |
| 3 | 4649,8975 | 37,60995403 | 4638,39 | 41,60516494 | 4698,2603 | 45,78385468 |
| 3 | 4648,8073 | 37,60864139 | 4636,41 | 41,60180982 | 4697,8049 | 45,78992499 |
| 4 | 4647,4055 | 37,60695643 | 4635,75 | 41,60068462 | 4697,1605 | 45,7888361 |
| 1 | 4646,8691 | 37,60631238 | 4635,69 | 41,60059004 | 4696,9884 | 45,78799507 |
| 4 | 4643,5983 | 37,6023955 | 4634,79 | 41,59906901 | 4696,3386 | 45,78792871 |
| 4 | 4640,3802 | 37,5985579 | 4634,40 | 41,5983948 | 4694,799 | 45,77994545 |
| 1 | 4639,3066 | 37,59728122 | 4634,07 | 41,59784606 | 4692,3325 | 45,76573641 |
| 3 | 4638,9265 | 37,59682973 | 4632,51 | 41,59519733 | 4690,2902 | 45,75983248 |
| 2 | 4638,896 | 37,59679343 | 4632,45 | 41,5951028 | 4690,1957 | 45,75948439 |
| 2 | 4638,5105 | 37,59633577 | 4629,58 | 41,59022766 | 4689,1905 | 45,76611696 |
| 3 | 4638,1997 | 37,59596688 | 4627,34 | 41,58644577 | 4687,7765 | 45,76723084 |
| 5 | 4636,5723 | 37,59403794 | 4625,98 | 41,58413692 | 4687,2354 | 45,76995705 |
| 4 | 4634,929 | 37,59209429 | 4625,98 | 41,58413692 | 4687,0798 | 45,76896822 |
| 5 | 4634,9067 | 37,59206793 | 4624,18 | 41,58109288 | 4685,0637 | 45,76428298 |
| 5 | 4633,5438 | 37,59045933 | 4624,16 | 41,58105289 | 4684,3305 | 45,75973056 |
| 5 | 4632,7485 | 37,58952184 | 4621,69 | 41,57687966 | 4683,9363 | 45,76836619 |
| 5 | 4632,3851 | 37,58909382 | 4620,63 | 41,57508337 | 4683,0109 | 45,76728027 |
| 5 | 4631,2948 | 37,587811 | 4619,69 | 41,57349014 | 4682,6809 | 45,7694364 |
| 5 | 4630,9273 | 37,58737895 | 4617,89 | 41,57044572 | 4681,0314 | 45,76707899 |
| 5 | 4629,2919 | 37,58545914 | 4617,35 | 41,56953361 | 4679,6072 | 45,76046269 |
| 5 | 4626,2236 | 37,58186848 | 4616,30 | 41,56775653 | 4679,193 | 45,7625732 |
| 5 | 4626,0484 | 37,58166387 | 4616,27 | 41,56770963 | 4678,8042 | 45,76022758 |
| 3 | 4624,3899 | 37,57972959 | 4615,46 | 41,56634185 | 4678,0988 | 45,75939446 |
| 3 | 4623,4201 | 37,57860053 | 4614,47 | 41,56467037 | 4676,8492 | 45,75591355 |
| 6 | 4621,3009 | 37,57613833 | 4614,11 | 41,56406262 | 4675,1691 | 45,74685792 |
| 3 | 4619,3021 | 37,57382252 | 4614,11 | 41,56406262 | 4674,4331 | 45,74218055 |
| 5 | 4618,5753 | 37,57298195 | 4613,06 | 41,56228647 | 4674,4331 | 45,74691988 |
| 5 | 4617,267 | 37,57147101 | 4612,44 | 41,56124489 | 4673,7944 | 45,74564041 |
| 5 | 4616,9399 | 37,57109369 | 4610,80 | 41,55846782 | 4672,6002 | 45,74546034 |
| 5 | 4616,5672 | 37,5706639 | 4609,26 | 41,55586152 | 4671,1551 | 45,74322967 |
| 5 | 4615,3045 | 37,56920961 | 4609,18 | 41,55573487 | 4669,5055 | 45,73308432 |
| 3 | 4614,8539 | 37,5686912 | 4608,38 | 41,55438247 | 4666,4106 | 45,71702353 |
| 5 | 4613,1407 | 37,56672309 | 4607,74 | 41,55330619 | 4666,2339 | 45,71877132 |
| 5 | 4612,3972 | 37,56587045 | 4606,83 | 41,55176339 | 4666,1852 | 45,7225772 |
| 5 | 4610,6487 | 37,56386857 | 4606,56 | 41,55130814 | 4665,6353 | 45,72029709 |
| 5 | 4610,1814 | 37,56333442 | 4606,23 | 41,55075668 | 4664,5356 | 45,7147792 |
| 6 | 4608,7631 | 37,56171507 | 4605,48 | 41,54948735 | 4663,7108 | 45,71292312 |
| 3 | 4608,7631 | 37,56171507 | 4603,81 | 41,54667356 | 4663,5828 | 45,71961372 |
| 3 | 4608,3471 | 37,56124071 | 4603,32 | 41,54584672 | 4662,7028 | 45,7162262 |
| 5 | 4607,2417 | 37,55998159 | 4602,24 | 41,54402688 | 4662,3362 | 45,71874963 |
| 3 | 4606,946 | 37,55964511 | 4601,81 | 41,54329385 | 4662,3362 | 45,72070438 |
| 6 | 4604,7129 | 37,55710832 | 4600,73 | 41,54147446 | 4657,3875 | 45,69410619 |
| 7 | 4604,2435 | 37,55657606 | 4599,34 | 41,53913571 | 4656,6703 | 45,69578424 |
| 7 | 4600,5862 | 37,55244088 | 4599,01 | 41,53856929 | 4654,9421 | 45,68631203 |
| 5 | 4600,0411 | 37,55182631 | 4599,01 | 41,53856929 | 4654,9131 | 45,68612747 |
| 6 | 4599,7462 | 37,55149408 | 4598,81 | 41,53824077 | 4654,6382 | 45,68525614 |
| 6 | 4598,9509 | 37,55059857 | 4596,85 | 41,53493248 | 4653,5385 | 45,68708729 |
| 6 | 4598,1332 | 37,54967899 | 4596,85 | 41,53493248 | 4653,214 | 45,68502546 |
| 3 | 4597,1338 | 37,54855647 | 4596,67 | 41,53462947 | 4651,339 | 45,67391746 |
| 6 | 4596,7704 | 37,54814867 | 4595,57 | 41,53278622 | 4650,7004 | 45,67477251 |
| 3 | 4596,7704 | 37,54814867 | 4593,83 | 41,5298431 | 4650,2393 | 45,67968739 |
| 4 | 4594,1393 | 37,54520235 | 4591,33 | 41,52563327 | 4650,2291 | 45,69084259 |
| 5 | 4593,049 | 37,54398466 | 4590,92 | 41,52494917 | 4648,3788 | 45,68090678 |
| 5 | 4591,8643 | 37,54266352 | 4590,54 | 41,52430705 | 4647,2638 | 45,67553213 |
| 5 | 4591,3513 | 37,54209224 | 4590,37 | 41,52402972 | 4646,9402 | 45,67421464 |
| 6 | 4589,4112 | 37,53993505 | 4590,37 | 41,52402972 | 4646,9402 | 45,67421464 |
| 6 | 4589,1386 | 37,53963247 | 4588,76 | 41,52130582 | 4644,7407 | 45,66749568 |
| 5 | 4588,0484 | 37,5384233 | 4588,62 | 41,52107872 | 4644,7407 | 45,66810082 |
| 4 | 4585,8679 | 37,53601052 | 4587,14 | 41,51858264 | 4644,713 | 45,6745758 |
| 6 | 4585,0885 | 37,53514987 | 4586,97 | 41,51830518 | 4644,5574 | 45,67432624 |
| 7 | 4584,7777 | 37,53480692 | 4585,62 | 41,51603647 | 4644,2395 | 45,67835057 |
| 6 | 4581,6793 | 37,53139655 | 4583,03 | 41,51168195 | 4641,6615 | 45,67356754 |
| 5 | 4581,5069 | 37,53120725 | 4581,74 | 41,50951055 | 4639,7032 | 45,66690638 |
| 6 | 4581,5069 | 37,53120725 | 4581,42 | 41,5089613 | 4638,1424 | 45,65845039 |
| 6 | 4579,3264 | 37,52881675 | 4579,59 | 41,50588394 | 4638,1424 | 45,66664683 |
| 5 | 4579,3264 | 37,52881675 | 4579,59 | 41,50588394 | 4636,4929 | 45,65616362 |
| 6 | 4579,1447 | 37,52861788 | 4579,59 | 41,50588394 | 4634,8433 | 45,64568041 |
| 5 | 4578,3047 | 37,52769921 | 4578,38 | 41,50385879 | 4634,0475 | 45,64601686 |
| 5 | 4576,8511 | 37,52611199 | 4578,21 | 41,50356748 | 4632,9478 | 45,63980385 |
| 6 | 4576,2737 | 37,52548253 | 4577,43 | 41,50225861 | 4631,2354 | 45,63240687 |
| 4 | 4572,785 | 37,52168982 | 4576,35 | 41,50044643 | 4629,3447 | 45,62521698 |
| 6 | 4572,785 | 37,52168982 | 4575,61 | 41,4991988 | 4627,1453 | 45,61456155 |
| 6 | 4571,1496 | 37,51991853 | 4573,97 | 41,49646074 | 4627,1453 | 45,62185197 |
| 7 | 4569,7645 | 37,51842157 | 4573,11 | 41,49501178 | 4627,1453 | 45,62570974 |
| 6 | 4569,6282 | 37,51827444 | 4570,74 | 41,49102819 | 4624,9458 | 45,62233722 |
| 6 | 4569,5142 | 37,51815142 | 4570,41 | 41,4904851 | 4624,9181 | 45,62360698 |
| 6 | 4567,4477 | 37,51592441 | 4569,87 | 41,48958 | 4623,8461 | 45,61920345 |
| 3 | 4564,063 | 37,51229122 | 4568,82 | 41,48781659 | 4621,4793 | 45,60885629 |
| 6 | 4563,7681 | 37,51197556 | 4567,18 | 41,48505571 | 4621,4267 | 45,61587036 |
| 5 | 4562,7869 | 37,5109261 | 4567,13 | 41,484973 | 4620,547 | 45,61049944 |
| 5 | 4561,8825 | 37,50996014 | 4566,64 | 41,48415109 | 4618,1276 | 45,59731155 |
| 6 | 4561,8825 | 37,50996014 | 4565,43 | 41,48213021 | 4618,0755 | 45,60235851 |
| 5 | 4561,8825 | 37,50996014 | 4562,97 | 41,47799663 | 4617,7977 | 45,61159281 |
| 5 | 4559,702 | 37,50763648 | 4562,50 | 41,47722177 | 4617,2478 | 45,61016018 |
| 7 | 4558,6118 | 37,50647744 | 4562,32 | 41,47691701 | 4616,6092 | 45,60691246 |
| 7 | 4557,2267 | 37,5050076 | 4560,69 | 41,4741803 | 4614,4985 | 45,60078052 |
| 6 | 4557,2267 | 37,5050076 | 4559,59 | 41,47234796 | 4613,9487 | 45,60216097 |
| 8 | 4556,2132 | 37,50393408 | 4559,08 | 41,47149479 | 4609,5498 | 45,57647545 |
| 4 | 4555,341 | 37,50301145 | 4557,09 | 41,4681574 | 4609,461 | 45,58478917 |
| 7 | 4555,1824 | 37,50284382 | 4556,63 | 41,4673797 | 4609,3236 | 45,58598423 |
| 6 | 4552,9425 | 37,50048034 | 4552,18 | 41,45993183 | 4607,1241 | 45,59181496 |
| 3 | 4552,6154 | 37,50013589 | 4551,53 | 41,45885411 | 4606,2507 | 45,58912989 |
| 5 | 4552,4692 | 37,49998198 | 4549,91 | 41,45614742 | 4603,4126 | 45,57829086 |
| 7 | 4552,0703 | 37,49956217 | 4549,37 | 41,45524535 | 4602,4228 | 45,57439943 |
| 6 | 4551,7754 | 37,49925203 | 4548,65 | 41,45404272 | 4598,5526 | 45,55300152 |
| 5 | 4549,3447 | 37,49670053 | 4547,22 | 41,45163787 | 4596,9031 | 45,54891192 |
| 6 | 4548,8162 | 37,49614701 | 4546,63 | 41,45065377 | 4596,8143 | 45,5509639 |
| 6 | 4548,7996 | 37,4961296 | 4545,55 | 41,44885069 | 4596,8143 | 45,55575716 |
| 6 | 4548,641 | 37,49596359 | 4545,06 | 41,44803167 | 4596,3532 | 45,55500414 |
| 6 | 4546,2031 | 37,49341653 | 4543,87 | 41,44604366 | 4595,6201 | 45,55562931 |
| 7 | 4545,7185 | 37,49291138 | 4543,17 | 41,44487729 | 4594,7523 | 45,55321485 |
| 6 | 4544,4386 | 37,49157883 | 4541,82 | 41,44262475 | 4594,1538 | 45,55539792 |
| 6 | 4543,8711 | 37,49098889 | 4541,10 | 41,44142361 | 4592,0155 | 45,54500134 |
| 8 | 4543,2092 | 37,49030133 | 4538,58 | 41,43722071 | 4591,9543 | 45,55578146 |
| 6 | 4541,3091 | 37,48833144 | 4537,67 | 41,43569494 | 4591,3157 | 45,55577704 |
| 6 | 4541,1678 | 37,48818525 | 4537,15 | 41,43481983 | 4590,0298 | 45,5499305 |
| 6 | 4541,1455 | 37,48816216 | 4536,97 | 41,43451976 | 4588,6552 | 45,54199178 |
| 7 | 4536,9792 | 37,48386373 | 4534,30 | 41,43006605 | 4588,3308 | 45,55176254 |
| 6 | 4536,7845 | 37,48366353 | 4534,27 | 41,43001977 | 4588,154 | 45,55076229 |
| 8 | 4536,0274 | 37,48288555 | 4532,97 | 41,42786049 | 4587,922 | 45,55502426 |
| 5 | 4533,5361 | 37,48033187 | 4530,96 | 41,42449737 | 4585,6949 | 45,54980393 |
| 7 | 4531,9007 | 37,47866084 | 4529,95 | 41,42282394 | 4585,356 | 45,55209499 |
| 6 | 4531,3556 | 37,47810476 | 4529,52 | 41,4220995 | 4585,2062 | 45,55306653 |
| 8 | 4530,6288 | 37,47736404 | 4528,60 | 41,42057628 | 4583,8898 | 45,54874599 |
| 9 | 4530,5935 | 37,47732811 | 4523,48 | 41,41203975 | 4583,7065 | 45,57024877 |
| 7 | 4530,5156 | 37,4772488 | 4522,50 | 41,41041798 | 4583,3428 | 45,57224296 |
| 5 | 4529,2073 | 37,47591781 | 4522,40 | 41,4102435 | 4582,6751 | 45,56846298 |
| 6 | 4529,1751 | 37,47588508 | 4522,37 | 41,41019347 | 4580,9572 | 45,55767842 |
| 6 | 4526,9946 | 37,47367282 | 4521,32 | 41,40844757 | 4580,7584 | 45,5610502 |
| 8 | 4525,125 | 37,47178183 | 4520,24 | 41,40665196 | 4580,5935 | 45,56476846 |
| 6 | 4525,0867 | 37,47174319 | 4520,24 | 41,40665196 | 4579,6375 | 45,55869332 |
| 6 | 4523,7239 | 37,47036836 | 4520,21 | 41,40660195 | 4576,5583 | 45,53925742 |
| 7 | 4523,1175 | 37,46975758 | 4518,62 | 41,40395914 | 4576,391 | 45,54520896 |
| 7 | 4522,9971 | 37,4696363 | 4516,57 | 41,40054414 | 4576,1946 | 45,55302467 |
| 6 | 4521,4043 | 37,46803496 | 4515,93 | 41,3994727 | 4575,4309 | 45,55101482 |
| 7 | 4521,0063 | 37,46763541 | 4515,60 | 41,39892934 | 4575,1837 | 45,55088555 |
| 6 | 4520,4532 | 37,46708061 | 4514,85 | 41,39767868 | 4569,96 | 45,52100763 |
| 5 | 4519,8312 | 37,46645732 | 4511,07 | 41,39140213 | 4569,9498 | 45,53759675 |
| 8 | 4518,9995 | 37,46562475 | 4510,53 | 41,3905058 | 4569,8712 | 45,53947557 |
| 7 | 4518,8178 | 37,465443 | 4510,10 | 41,38978367 | 4568,8603 | 45,53496679 |
| 5 | 4516,0922 | 37,46272293 | 4510,10 | 41,38978367 | 4568,5516 | 45,53300479 |
| 8 | 4514,7839 | 37,46142142 | 4509,99 | 41,38960954 | 4567,7606 | 45,52843993 |
| 9 | 4514,7071 | 37,46134508 | 4508,07 | 41,38642338 | 4566,6609 | 45,52990338 |
| 6 | 4511,7312 | 37,45839496 | 4505,39 | 41,38196508 | 4566,6609 | 45,54172878 |
| 9 | 4510,3684 | 37,45704856 | 4504,70 | 41,38082538 | 4565,0113 | 45,53426829 |
| 7 | 4510,3461 | 37,45702655 | 4504,60 | 41,38065141 | 4564,4337 | 45,53105932 |
| 7 | 4509,8615 | 37,45654855 | 4502,98 | 41,37796552 | 4562,4089 | 45,52531403 |
| 7 | 4506,9196 | 37,45365425 | 4502,98 | 41,37796552 | 4562,262 | 45,52438066 |
| 7 | 4505,1897 | 37,4519587 | 4501,77 | 41,37596565 | 4561,1623 | 45,5226951 |
| 7 | 4504,0995 | 37,45089249 | 4501,60 | 41,37567797 | 4560,6807 | 45,52039769 |
| 7 | 4503,0092 | 37,44982814 | 4501,09 | 41,37483289 | 4560,2793 | 45,52008706 |
| 7 | 4502,5586 | 37,44938877 | 4500,82 | 41,37438545 | 4559,094 | 45,5137411 |
| 7 | 4501,919 | 37,44876564 | 4500,82 | 41,37438545 | 4557,3133 | 45,50242436 |
| 3 | 4501,919 | 37,44876564 | 4500,82 | 41,37438545 | 4556,7634 | 45,49892996 |
| 8 | 4501,1396 | 37,4480072 | 4499,20 | 41,37170124 | 4556,2136 | 45,50255257 |
| 6 | 4500,2836 | 37,44717538 | 4499,19 | 41,37167625 | 4553,9253 | 45,48807697 |
| 9 | 4499,1166 | 37,44604305 | 4498,71 | 41,37088107 | 4550,715 | 45,46978303 |
| 7 | 4498,4745 | 37,44542104 | 4497,37 | 41,36866 | 4549,5265 | 45,46811835 |
| 8 | 4497,558 | 37,44453422 | 4496,88 | 41,36785001 | 4549,0654 | 45,46733544 |
| 7 | 4496,4678 | 37,443481 | 4496,22 | 41,36676417 | 4549,0654 | 45,47021392 |
| 8 | 4494,6154 | 37,44169582 | 4495,43 | 41,36544086 | 4549,0377 | 45,47354577 |
| 5 | 4493,3694 | 37,44049802 | 4494,35 | 41,3636529 | 4547,1409 | 45,46623059 |
| 7 | 4492,6519 | 37,43980937 | 4494,34 | 41,3636478 | 4546,866 | 45,46449691 |
| 7 | 4492,1068 | 37,43928671 | 4494,18 | 41,36337963 | 4546,866 | 45,46520771 |
| 9 | 4491,5617 | 37,43876451 | 4493,27 | 41,36186526 | 4546,866 | 45,46922152 |
| 7 | 4490,9639 | 37,43819247 | 4491,11 | 41,35829093 | 4546,0702 | 45,47363734 |
| 6 | 4490,9199 | 37,43815033 | 4490,06 | 41,35655019 | 4545,2164 | 45,47282414 |
| 7 | 4487,2952 | 37,4346935 | 4489,87 | 41,35623117 | 4543,3469 | 45,46178854 |
| 7 | 4486,1104 | 37,43356807 | 4489,67 | 41,35590875 | 4541,6714 | 45,45199482 |
| 6 | 4484,6474 | 37,43218136 | 4489,12 | 41,35499064 | 4541,3674 | 45,4524959 |
| 7 | 4484,4751 | 37,43201818 | 4487,87 | 41,35293183 | 4540,2677 | 45,45096229 |
| 6 | 4484,4751 | 37,43201818 | 4485,71 | 41,34936069 | 4540,24 | 45,4602478 |
| 7 | 4482,5671 | 37,43021527 | 4483,74 | 41,34609166 | 4539,168 | 45,46209497 |
| 6 | 4482,2946 | 37,42995817 | 4483,66 | 41,34596419 | 4538,1994 | 45,45627737 |
| 9 | 4482,2946 | 37,42995817 | 4483,20 | 41,34519596 | 4537,5518 | 45,45419669 |
| 7 | 4482,2946 | 37,42995817 | 4482,48 | 41,34400636 | 4536,9685 | 45,45364103 |
| 6 | 4481,7574 | 37,42945184 | 4482,37 | 41,34382284 | 4535,5022 | 45,44480873 |
| 9 | 4480,6592 | 37,42841803 | 4481,40 | 41,34222223 | 4533,6694 | 45,43740023 |
| 6 | 4478,8652 | 37,42673335 | 4480,86 | 41,34133028 | 4533,6591 | 45,43969759 |
| 7 | 4478,8058 | 37,4266776 | 4480,32 | 41,34043841 | 4532,4023 | 45,43407248 |
| 7 | 4476,8433 | 37,42484063 | 4478,33 | 41,337144 | 4531,4699 | 45,43687164 |
| 7 | 4475,7531 | 37,42382269 | 4477,62 | 41,33598026 | 4529,976 | 45,43045896 |
| 5 | 4474,6629 | 37,42280661 | 4477,08 | 41,33508887 | 4529,9315 | 45,43253697 |
| 7 | 4472,7932 | 37,42106845 | 4476,34 | 41,33386143 | 4528,9039 | 45,42925663 |
| 7 | 4472,4824 | 37,42078002 | 4474,64 | 41,33106078 | 4528,1708 | 45,43201272 |
| 7 | 4472,4601 | 37,42075932 | 4474,39 | 41,33063311 | 4527,0711 | 45,42615619 |
| 6 | 4471,0287 | 37,41943308 | 4474,25 | 41,33041024 | 4526,5212 | 45,42325185 |
| 8 | 4470,9415 | 37,41935239 | 4473,09 | 41,32848997 | 4526,2753 | 45,42677299 |
| 7 | 4470,5521 | 37,41899221 | 4470,61 | 41,32439839 | 4525,9714 | 45,43567222 |
| 9 | 4470,1628 | 37,41863228 | 4470,25 | 41,32380481 | 4523,6046 | 45,42220233 |
| 7 | 4469,2116 | 37,41775405 | 4469,80 | 41,32306289 | 4523,2221 | 45,42173514 |
| 8 | 4467,0311 | 37,41574603 | 4468,99 | 41,32172757 | 4522,6722 | 45,42177503 |
| 8 | 4464,4872 | 37,41341271 | 4468,02 | 41,32012033 | 4520,6895 | 45,41342828 |
| 9 | 4463,7604 | 37,41274791 | 4467,91 | 41,31994741 | 4519,9229 | 45,40901441 |
| 7 | 4462,6701 | 37,41175225 | 4467,73 | 41,31965075 | 4517,7722 | 45,39613129 |
| 8 | 4462,125 | 37,41125512 | 4463,70 | 41,31300279 | 4516,0739 | 45,40293061 |
| 9 | 4461,5799 | 37,41075845 | 4463,22 | 41,31221227 | 4515,7073 | 45,40269263 |
| 7 | 4458,8543 | 37,40828207 | 4460,31 | 41,30741401 | 4515,2491 | 45,4124749 |
| 8 | 4458,609 | 37,40805976 | 4456,04 | 41,30038678 | 4514,4243 | 45,4258207 |
| 7 | 4458,3092 | 37,40778818 | 4455,99 | 41,30030557 | 4513,3246 | 45,41904666 |
| 10 | 4457,0603 | 37,40665849 | 4455,94 | 41,30020913 | 4513,1413 | 45,41813691 |
| 7 | 4455,5836 | 37,40532573 | 4455,50 | 41,29949857 | 4511,6474 | 45,41052173 |
| 9 | 4453,1861 | 37,40316931 | 4454,59 | 41,29799361 | 4511,3113 | 45,41236625 |
| 9 | 4451,7677 | 37,40189778 | 4452,59 | 41,29469858 | 4509,7796 | 45,41134503 |
| 7 | 4451,4043 | 37,4015725 | 4451,95 | 41,29365309 | 4509,3868 | 45,41161347 |
| 7 | 4450,95 | 37,40116618 | 4450,11 | 41,29062092 | 4508,9941 | 45,41713437 |
| 7 | 4450,6941 | 37,40093741 | 4448,13 | 41,28737116 | 4501,2277 | 45,3763698 |
| 7 | 4450,1323 | 37,40043563 | 4446,90 | 41,28534377 | 4501,1178 | 45,38103015 |
| 10 | 4449,0421 | 37,39946318 | 4444,52 | 41,28143096 | 4500,6779 | 45,38857672 |
| 7 | 4448,8604 | 37,39930128 | 4444,48 | 41,28135932 | 4497,3399 | 45,36755308 |
| 8 | 4446,2639 | 37,39699354 | 4442,56 | 41,2782056 | 4495,7778 | 45,36596043 |
| 9 | 4440,2978 | 37,39173084 | 4441,48 | 41,27643326 | 4495,1793 | 45,36684019 |
| 7 | 4439,2076 | 37,39077514 | 4440,89 | 41,2754662 | 4491,8699 | 45,34836411 |
| 7 | 4438,0265 | 37,38974189 | 4439,68 | 41,27348006 | 4489,3563 | 45,33763767 |
| 7 | 4437,0494 | 37,38888876 | 4438,27 | 41,27116369 | 4487,4813 | 45,33184195 |
| 7 | 4436,9404 | 37,38879366 | 4436,62 | 41,26846166 | 4486,3816 | 45,33199153 |
| 7 | 4436,6455 | 37,38853655 | 4436,08 | 41,26757632 | 4484,8876 | 45,32483593 |
| 7 | 4436,5043 | 37,38841345 | 4435,72 | 41,26698614 | 4484,5487 | 45,32424132 |
| 7 | 4434,3015 | 37,38649745 | 4435,54 | 41,26669107 | 4481,4328 | 45,30521917 |
| 8 | 4431,452 | 37,3840302 | 4435,41 | 41,26646963 | 4480,883 | 45,3023097 |
| 7 | 4431,053 | 37,3836858 | 4434,46 | 41,2649208 | 4480,5164 | 45,3040713 |
| 7 | 4429,6679 | 37,38249194 | 4434,28 | 41,26462578 | 4480,3331 | 45,30368574 |
| 7 | 4429,4256 | 37,38228343 | 4432,55 | 41,2617743 | 4479,2334 | 45,30422836 |
| 7 | 4428,8502 | 37,38178857 | 4430,69 | 41,25872736 | 4479,0501 | 45,31111039 |
| 11 | 4423,4213 | 37,37714508 | 4430,15 | 41,2578429 | 4478,8697 | 45,31229941 |
| 7 | 4422,3311 | 37,37621812 | 4429,61 | 41,25695852 | 4477,77 | 45,30764597 |
| 11 | 4420,514 | 37,37467731 | 4429,07 | 41,25607422 | 4476,5786 | 45,30240984 |
| 9 | 4417,425 | 37,37206976 | 4427,45 | 41,25342181 | 4475,3844 | 45,301824 |
| 7 | 4416,8798 | 37,37161115 | 4427,45 | 41,25342181 | 4475,1857 | 45,30056089 |
| 7 | 4416,5164 | 37,37130567 | 4426,54 | 41,25192386 | 4474,8346 | 45,30228452 |
| 9 | 4416,3347 | 37,37115301 | 4426,21 | 41,25138373 | 4474,2847 | 45,30021616 |
| 7 | 4415,2445 | 37,37023812 | 4425,83 | 41,25077011 | 4473,7348 | 45,29834176 |
| 7 | 4415,0628 | 37,37008582 | 4424,70 | 41,24892192 | 4472,8213 | 45,29741508 |
| 7 | 4414,0411 | 37,36923042 | 4424,32 | 41,24829079 | 4472,0853 | 45,2944038 |
| 7 | 4411,4286 | 37,36705061 | 4423,93 | 41,2476597 | 4472,0853 | 45,29606975 |
| 9 | 4410,8835 | 37,36659711 | 4422,06 | 41,24458559 | 4470,4357 | 45,293701 |
| 12 | 4410,3384 | 37,36614407 | 4421,34 | 41,24340803 | 4469,947 | 45,29370345 |
| 11 | 4410,0435 | 37,36589921 | 4417,74 | 41,23752236 | 4468,1475 | 45,29779998 |
| 8 | 4409,7932 | 37,3656915 | 4415,58 | 41,23399265 | 4467,9031 | 45,3055605 |
| 10 | 4408,1579 | 37,36433656 | 4415,58 | 41,23399265 | 4467,3227 | 45,30187196 |
| 7 | 4408,1579 | 37,36433656 | 4414,86 | 41,23281637 | 4466,5867 | 45,30029811 |
| 7 | 4407,972 | 37,36418285 | 4414,50 | 41,23222828 | 4465,8535 | 45,29719047 |
| 7 | 4406,5225 | 37,3629858 | 4412,50 | 41,22895198 | 4462,1878 | 45,28253778 |
| 7 | 4404,5014 | 37,36132223 | 4411,81 | 41,22781874 | 4459,9884 | 45,27154957 |
| 9 | 4402,7066 | 37,35985028 | 4411,27 | 41,22693707 | 4459,9884 | 45,27387527 |
| 9 | 4401,9798 | 37,35925562 | 4410,97 | 41,22644715 | 4459,2552 | 45,27050835 |
| 7 | 4401,9162 | 37,35920362 | 4408,03 | 41,22164873 | 4458,8887 | 45,28083466 |
| 11 | 4398,3457 | 37,35629468 | 4407,13 | 41,22018362 | 4456,1394 | 45,26722646 |
| 9 | 4396,1652 | 37,35452801 | 4406,41 | 41,21900564 | 4455,5895 | 45,2668385 |
| 9 | 4396,1652 | 37,35452801 | 4405,87 | 41,21812476 | 4452,3849 | 45,24879549 |
| 8 | 4395,4383 | 37,35394078 | 4405,33 | 41,21724397 | 4452,2904 | 45,25051749 |
| 8 | 4395,0749 | 37,35364747 | 4404,79 | 41,21636326 | 4450,6408 | 45,24235656 |
| 10 | 4392,3493 | 37,35145423 | 4404,79 | 41,21636326 | 4450,0909 | 45,23886216 |
| 10 | 4391,8042 | 37,35101697 | 4404,67 | 41,21615694 | 4449,5411 | 45,23591178 |
| 7 | 4389,1925 | 37,34892855 | 4400,48 | 41,20932043 | 4448,9912 | 45,25044137 |
| 8 | 4389,1471 | 37,34889232 | 4400,48 | 41,20932043 | 4448,9912 | 45,25044137 |
| 7 | 4388,5334 | 37,34840318 | 4400,28 | 41,20900251 | 4448,3526 | 45,2472208 |
| 7 | 4386,8981 | 37,34710255 | 4399,94 | 41,20844043 | 4446,2631 | 45,23542372 |
| 7 | 4386,353 | 37,34666994 | 4399,40 | 41,20756051 | 4444,5924 | 45,2271253 |
| 7 | 4385,8158 | 37,34624411 | 4396,16 | 41,20228269 | 4444,5924 | 45,24103596 |
| 8 | 4385,8078 | 37,34623779 | 4394,38 | 41,19937609 | 4444,0425 | 45,24520127 |
| 7 | 4385,2627 | 37,3458061 | 4393,30 | 41,19761798 | 4443,4926 | 45,2463396 |
| 9 | 4385,2627 | 37,3458061 | 4392,13 | 41,19571373 | 4442,7623 | 45,24671607 |
| 8 | 4380,9017 | 37,34236932 | 4390,76 | 41,19348768 | 4440,1935 | 45,23625562 |
| 9 | 4380,9017 | 37,34236932 | 4389,15 | 41,19085725 | 4440,1547 | 45,2429388 |
| 8 | 4380,3566 | 37,34194181 | 4388,44 | 41,18971044 | 4433,0453 | 45,20077914 |
| 8 | 4379,8115 | 37,34151477 | 4386,45 | 41,18646644 | 4430,296 | 45,191852 |
| 7 | 4376,6547 | 37,33905092 | 4385,62 | 41,18512063 | 4429,1963 | 45,18840783 |
| 7 | 4376,5407 | 37,33896225 | 4385,37 | 41,18471067 | 4429,1963 | 45,18948756 |
| 10 | 4372,006 | 37,33545096 | 4385,37 | 41,18471067 | 4427,3205 | 45,17756652 |
| 9 | 4369,4542 | 37,33348912 | 4383,86 | 41,18224812 | 4427,2747 | 45,18376072 |
| 7 | 4366,7285 | 37,33140495 | 4383,62 | 41,18185809 | 4426,9969 | 45,18302248 |
| 36 | 4366,6154 | 37,33131867 | 4383,21 | 41,18120009 | 4426,447 | 45,18126087 |
| 8 | 4365,6383 | 37,33057454 | 4383,05 | 41,18093184 | 4425,8972 | 45,17847288 |
| 8 | 4365,6383 | 37,33057454 | 4382,67 | 41,18032265 | 4425,8972 | 45,18007709 |
| 8 | 4363,4578 | 37,32891927 | 4382,13 | 41,17944528 | 4424,7975 | 45,17539862 |
| 8 | 4362,9127 | 37,32850662 | 4382,13 | 41,17944528 | 4423,9144 | 45,16978692 |
| 11 | 4362,3676 | 37,32809443 | 4381,05 | 41,17769079 | 4420,3986 | 45,15206321 |
| 10 | 4362,3676 | 37,32809443 | 4376,74 | 41,17067601 | 4414,6738 | 45,13414925 |
| 10 | 4361,6366 | 37,32754244 | 4368,39 | 41,15712356 | 4409,9847 | 45,1400159 |
| 8 | 4361,2773 | 37,32727144 | 4364,44 | 41,15070686 | 4404,5472 | 45,12234079 |
| 8 | 4356,9163 | 37,32399804 | 4362,39 | 41,14738353 | 4403,9028 | 45,12698705 |
| 11 | 4354,6227 | 37,32228833 | 4360,55 | 41,14441599 | 4399,5252 | 45,10697097 |
| 8 | 4354,3198 | 37,3220632 | 4358,95 | 41,14181807 | 4392,4503 | 45,06884133 |
| 7 | 4350,5645 | 37,31928348 | 4356,39 | 41,13767456 | 4392,1449 | 45,07779476 |
| 8 | 4340,5626 | 37,31198739 | 4347,61 | 41,12345962 | 4390,7063 | 45,10601559 |
| 9 | 4340,0497 | 37,31161744 | 4345,99 | 41,1208433 | 4389,0567 | 45,10240708 |
| 9 | 4332,0909 | 37,30592976 | 4343,80 | 41,11730743 | 4388,3569 | 45,10725003 |
| 8 | 4328,1842 | 37,30317406 | 4343,76 | 41,11723479 | 4378,6094 | 45,0454941 |
| 7 | 4327,4797 | 37,30267964 | 4340,46 | 41,11190948 | 4378,6094 | 45,059483 |
| 10 | 4325,8443 | 37,30153497 | 4335,74 | 41,10428993 | 4377,7508 | 45,07403733 |
| 8 | 4315,487 | 37,29438241 | 4335,74 | 41,10428993 | 4369,7229 | 45,02301903 |
| 7 | 4315,487 | 37,29438241 | 4331,39 | 41,09728024 | 4365,7822 | 45,0163798 |
| 8 | 4302,404 | 37,2855871 | 4326,79 | 41,08986541 | 4365,4128 | 45,03349439 |
| 9 | 4299,1333 | 37,28343004 | 4322,79 | 41,08342153 | 4362,1136 | 45,02943736 |
| 7 | 4296,9528 | 37,28200129 | 4321,46 | 41,08127437 | 4359,9142 | 45,0210932 |
| 8 | 4295,8626 | 37,2812897 | 4319,55 | 41,0782116 | 4358,8145 | 45,02213928 |
| 10 | 4289,6845 | 37,27729242 | 4317,40 | 41,07473991 | 4352,5828 | 44,99164258 |
| 9 | 4281,4168 | 37,2720364 | 4316,53 | 41,07334664 | 4344,2432 | 44,94229845 |
| 7 | 4275,1479 | 37,26812223 | 4316,32 | 41,07300454 | 4337,9199 | 44,90301004 |
| 7 | 4267,5162 | 37,26344001 | 4310,20 | 41,06317681 | 4330,2219 | 44,87985909 |
| 9 | 4258,7942 | 37,25820031 | 4309,59 | 41,06218966 | 4321,4241 | 44,82653666 |
| 10 | 4258,7942 | 37,25820031 | 4309,29 | 41,06170822 | 4321,4241 | 44,82779881 |
| 7 | 4253,8961 | 37,25530987 | 4305,57 | 41,05574043 | 4311,5267 | 44,78054292 |
| 7 | 4248,982 | 37,25244767 | 4302,02 | 41,05004102 | 4307,1278 | 44,76752424 |
| 9 | 4244,621 | 37,24993922 | 4295,82 | 41,04009312 | 4292,8315 | 44,70273248 |
| 7 | 4230,4478 | 37,2419919 | 4295,17 | 41,03905075 | 4291,1819 | 44,69497962 |
| 7 | 4228,8125 | 37,24109509 | 4288,26 | 41,02799687 | 4290,907 | 44,72217985 |
| 9 | 4228,5399 | 37,24094603 | 4287,29 | 41,02643784 | 4290,8488 | 44,72589147 |
| 10 | 4203,9185 | 37,22795948 | 4283,42 | 41,02025279 | 4266,0717 | 44,58462176 |
| 9 | 4203,1917 | 37,22759051 | 4279,63 | 41,0141917 | 4265,3386 | 44,595825 |
| 7 | 4202,1014 | 37,22703859 | 4279,63 | 41,0141917 | 4264,2389 | 44,58883619 |
| 7 | 4201,3746 | 37,22667167 | 4269,92 | 40,99868528 | 4263,5057 | 44,62474174 |
| 9 | 4201,1128 | 37,2265397 | 4265,60 | 40,99180182 | 4262,4793 | 44,63621806 |
| 11 | 4200,3571 | 37,22615938 | 4251,58 | 40,9694658 | 4245,5437 | 44,58696212 |
| 7 | 4193,382 | 37,22269129 | 4249,96 | 40,96689204 | 4237,6069 | 44,54324604 |
| 7 | 4183,5673 | 37,21794003 | 4249,69 | 40,96646315 | 4232,567 | 44,51233724 |
| 9 | 4170,7024 | 37,21194003 | 4225,32 | 40,92780215 | 4229,8089 | 44,59570933 |
| 8 | 4157,4014 | 37,20600847 | 4224,60 | 40,92666334 | 4219,1505 | 44,53094363 |
| 9 | 4155,5843 | 37,2052196 | 4223,52 | 40,92495538 | 4217,3176 | 44,52374935 |
| 8 | 4151,9502 | 37,20365733 | 4222,81 | 40,92381692 | 4213,6519 | 44,50342184 |
| 7 | 4150,4238 | 37,20300733 | 4221,80 | 40,92222332 | 4212,1123 | 44,49779259 |
| 8 | 4146,1355 | 37,20120062 | 4209,90 | 40,90341974 | 4207,7868 | 44,51931047 |
| 7 | 4142,9556 | 37,19987944 | 4205,18 | 40,89596892 | 4204,5793 | 44,51833495 |
| 11 | 4141,7745 | 37,19939274 | 4192,45 | 40,87590306 | 4203,3879 | 44,56300359 |
| 8 | 4141,4111 | 37,19924342 | 4179,29 | 40,85520368 | 4203,0213 | 44,61451813 |
| 7 | 4138,8672 | 37,19820399 | 4177,49 | 40,85237957 | 4200,4553 | 44,60555352 |
| 7 | 4136,6867 | 37,19732109 | 4173,89 | 40,84673403 | 4198,2559 | 44,60625165 |
| 9 | 4133,9611 | 37,19622792 | 4172,38 | 40,84436395 | 4195,5066 | 44,59493967 |
| 8 | 4120,8782 | 37,19114219 | 4168,14 | 40,83770852 | 4182,31 | 44,52836883 |
| 12 | 4113,7916 | 37,18849905 | 4164,99 | 40,83277653 | 4175,1618 | 44,49575479 |
| 9 | 4110,2483 | 37,1872069 | 4163,82 | 40,83094534 | 4171,5878 | 44,4777979 |
| 10 | 4084,6275 | 37,17844721 | 4163,46 | 40,83038197 | 4145,7444 | 44,31502427 |
| 8 | 4066,3659 | 37,17282946 | 4160,94 | 40,82643938 | 4127,3242 | 44,20820158 |
| 11 | 4063,0951 | 37,1718783 | 4158,79 | 40,8230614 | 4124,025 | 44,19600723 |
| 11 | 4061,4598 | 37,17140899 | 4157,67 | 40,82130668 | 4122,3755 | 44,19008027 |
| 9 | 4060,4539 | 37,1711224 | 4156,09 | 40,81884072 | 4120,6648 | 44,18561124 |
| 8 | 4059,7638 | 37,17092671 | 4150,01 | 40,80934283 | 4114,9524 | 44,17396176 |
| 9 | 4054,1006 | 37,16934878 | 4143,14 | 40,79860919 | 4102,5806 | 44,12318694 |
| 10 | 4041,8353 | 37,16610307 | 4136,13 | 40,78766961 | 4095,7261 | 44,10799694 |
| 10 | 4033,1134 | 37,16393797 | 4132,62 | 40,78220487 | 4093,7828 | 44,10981434 |
| 12 | 4026,5719 | 37,16239213 | 4107,27 | 40,74279078 | 4087,1845 | 44,1699642 |
| 11 | 4020,0304 | 37,16091312 | 4089,19 | 40,7148052 | 4080,5862 | 44,20040893 |
| 8 | 4016,0329 | 37,16004219 | 4085,96 | 40,7098023 | 4076,554 | 44,18771275 |
| 12 | 4008,8554 | 37,15854112 | 4084,34 | 40,70730193 | 4069,3142 | 44,14816399 |
| 9 | 4006,8385 | 37,15813378 | 4082,66 | 40,70470971 | 4067,2797 | 44,14193217 |
| 8 | 4002,0414 | 37,1571905 | 4077,05 | 40,69605912 | 4062,4409 | 44,13352624 |
| 9 | 3983,8966 | 37,15394771 | 4064,92 | 40,67735339 | 4044,1385 | 44,06550117 |
| 12 | 3975,8755 | 37,15267812 | 4056,28 | 40,66407608 | 4036,0477 | 44,04833452 |
| 10 | 3971,7871 | 37,15206966 | 4049,81 | 40,65413148 | 4031,9238 | 44,04776696 |
| 12 | 3964,7005 | 37,15107685 | 4043,34 | 40,64419836 | 4024,7756 | 44,02793922 |
| 9 | 3964,2722 | 37,15101936 | 4039,38 | 40,63813377 | 4024,3436 | 44,0408176 |
| 9 | 3961,5933 | 37,15066628 | 4032,28 | 40,62725582 | 4021,6414 | 44,05165888 |
| 10 | 3952,1237 | 37,14950803 | 4030,28 | 40,62420147 | 4012,0896 | 43,99881945 |
| 22 | 3942,8956 | 37,14851406 | 4025,53 | 40,61694144 | 4002,7813 | 43,95835056 |
| 12 | 3941,5327 | 37,14837855 | 4018,46 | 40,60613705 | 4001,4067 | 43,97741228 |
| 9 | 3938,9888 | 37,14813335 | 4007,58 | 40,58953645 | 3998,8407 | 44,00378875 |
| 11 | 3927,1778 | 37,14712733 | 3999,64 | 40,57744993 | 3986,9271 | 43,95913326 |
| 11 | 3916,0028 | 37,1463761 | 3995,59 | 40,57129597 | 3975,655 | 43,9033041 |
| 46 | 3915,3669 | 37,14633922 | 3988,58 | 40,56063972 | 3975,0135 | 43,92658668 |

# Footnotes

Στοιχεία Δ.Ε..Σ.Μ.Η.Ε.

Στοιχεία από την έκθεση της Επιτροπής 20-20-20 /2010

Στοιχεία  από Μητρώο Επιχειρήσεων Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. έτους 2011

Στοιχεία από την έκθεση της Επιτροπής 20-20-20 /2010

Στοιχεία Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.

Στοιχεία Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.

Στοιχεία από την έκθεση της Επιτροπής 20-20-20 /2010.

Στοιχεία από την έκθεση της Επιτροπής 20-20-20 /2010.

Στοιχεία από την έκθεση της Επιτροπής 20-20-20 /2010.

Οι διεθνείς τιμές  προέρχονται από το “World Energy Outlook, 2009 Edition” που δημοσιεύθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) ην Νοέμβριο του 2009

Για τον υπολογισμό της τιμής των καυσίμων ανά Mwh χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της έκθεσης “World Energy Outlook, 2009 Edition” και για τη μετατροπή των μονάδων αντίστοιχο sheet του ενεργειακού τμήματος του Massachusetts Institute of Technology.

# Text boxes

............................

Παντελής Κάπρος

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Κωνσταντίνος Βουρνάς

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

............................

Γεώργιος Κορρές

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.