Σχολη Ηλεκτρολογων Μηχανικων Και Μηχανικων Υπολογιστων

Τομεας Εποκοινωνιων, Ηλεκτρονικης

Και Συστηματων Πληροφορικης

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

του

Αλκιβιαδη Θ. Γιαννακουλια

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ:

Αξιολόγηση μοντέλων συμπίεσης επικεφαλίδων για ασύρματα συστήματα πρόσβασης βασισμένα σε IP

Επιβλέπων:	Γ. Στασινόπουλος

Καθηγητης Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2004

ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΠΕΡΙΛΗΨΗ	6

2	Εισαγωγη	9

3	Γενικη Περιγραφη Της Κινητης Επικοινωνιας	13

3.1	Φωνη Στα Δικτυα Πακετων	14

3.2	Δομη Πακετων Για Τηλεφωνία IP	15

3.2.1	Επιπεδο  Δικτυου (Network layer)	15

3.2.2	Επιπεδο Μεταφορας (Transport layer)	15

3.2.3	Επιπεδο Εφαρμογης (Application layer)	16

3.2.4	Packet Data Convergence Protocol (PDCP)	16

3.2.5	Υπηρεσιες RLC	17

3.2.6	Ωφελιμη Πληροφορια (Payload)	19

3.3	Αναλυση Δομης Επικεφαλιδας	20

3.3.1	Ταξινομηση Πεδιων Επικεφαλιδας	21

3.3.2	Πλεονασμος Στην Ακολουθια	22

4	Συμπιεση Επικεφαλιδας Για Τηn Ραδιοζεύξη	24

4.1	Απαιτησεις Για Τους Αλγοριθμους Συμπιεσης Επικεφαλιδων	24

4.2	Μεθοδοι	24

4.2.1	Συμπιεση/Αποσυμπιεση Εναντιον “Γδυσιματος”/Αναγεννησης	24

4.2.2	Συγκριση Σχεδιων Συμπιεσης Επικεφαλιδων	28

4.3	Αξιολογηση Αποδοσης	30

4.3.1	Δυσκολιες	30

4.3.2	Μετρα Αποδοσης	31

4.3.3	Προσδοκιες	32

4.4	Ενσωματωση Της Συμπιεσης Επικεφαλιδων Στη Στοιβα Πρωτοκολλου	35

4.4.1	Επισκόπηση	35

4.4.2	Sub Network Dependent Convergence Πρωτοκολλο (SNDCP)	36

4.4.3	Συμπιεση Επικεφαλιδων IP Πανω Απο Το Point to Point Πρωτοκολλο	37

4.4.4	Μελετη	37

4.4.5	Συμπερασμα	38

5	Προτεινομενη Λυση Απο RFC-2508 & RFC-3095	39

5.1	Εννοια του Context	39

5.2	Μοντέλο Συμπίεσης Του RFC-2507/2508 & RFC-3095	39

5.3	Βασικά Χαρακτηριστικά του Αλγορίθμου Συμπίεσης RFC- 1144	40

5.4	Βασικά Χαρακτηριστικά του Αλγορίθμου Συμπίεσης RFC- 2507	40

5.4.1	Καταστάσεις Συμπιεστή	40

5.4.2	Καταστάσεις Αποσυμπιεστή	41

5.5	Βασικά Χαρακτηριστικά του Αλγορίθμου Συμπίεσης RFC- 2508	42

5.6	Βασικά Χαρακτηριστικά του Αλγορίθμου Συμπίεσης RFC-3095	42

5.6.1	Καταστάσεις Συμπιεστή	43

5.6.2	Καταστάσεις Αποσυμπιεστή	43

5.6.3	Τρόποι Συμπίεσης Κατά RFC-3095	44

5.7	Αποκατάσταση Σφάλματος	44

5.7.1	Αποκατάσταση Σφάλματος Κατα RFC- 2508	45

5.7.2	Αποκατάσταση Σφάλματος Κατα RFC-3095	45

5.8	Αντίκτυπος Των Χαρακτηριστικών Του Χαμηλώτερου Στρώματος Στην Αποδοτικότητα/ Ευρωστία Της Συμπίεσης	46

5.8.1	Διόρθωση Σφάλματος	46

5.8.2	Έλεγχος Ροής	46

6	Αλγόριθμος Συμπίεσης Επικεφαλίδων RFC-2508	47

6.1	Ζητήματα Υλοποίησης	47

6.2	Περιγραφη Επικεφαλίδων	49

6.2.1	Η IP Επικεφαλίδα (Version 4)	49

6.2.2	Η IP Επικεφαλίδα (Version 6)	51

6.2.3	Η UDP Επικεφαλίδα	52

6.2.4	Η TCP Επικεφαλίδα	52

6.3	Εξέταση Πακέτων	52

6.3.1	TCP/UDP checksum	53

6.3.2	PDCP checksum	54

6.3.3	Uncomp checksum	55

6.3.4	Συνδυασμός Των Checksums	56

6.4	Περιοδική Αναζωογόνηση Επικεφαλίδων	58

6.5	Αιτήσεις Επικεφαλίδων	59

6.6	Αργή Έναρξη	61

6.7	Twice	61

6.8	Ανακατάταξη Πακέτων	61

7	Αλγόριθμος Συμπίεσης Επικεφαλίδων RFC-3095	62

7.1	Ειασαγωγή	62

7.2	Πακέτα Και Τύποι Πακέτων Στο RFC-3095	62

7.2.1	Ανατροφοδότηση RFC-3095	63

7.2.2	Μορφή Ανατροφοδότησης RFC-3095	63

7.2.3	RFC-3095 IR Επικεφαλίδα	63

7.2.4	RFC-3095 IR - DYN Επικεφαλίδα	63

7.3	Λειτουργία Στο Unidirectional mode	64

7.3.1	Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στο Συμπιεστή (U-Mode)	64

7.3.2	Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στον Αποσυμπιεστή (U-Mode)	65

7.4	Λειτουργία Στον Bidirectional Optimistic mode	66

7.4.1	Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στο Συμπιεστή (Ο-Mode)	66

7.4.2	Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στον Αποσυμπιεστή (O-Mode)	67

7.5	Λειτουργία Στον Bidirectional Reliable mode	68

7.5.1	Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στο Συμπιεστή (R -Mode)	68

7.5.2	Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στον Αποσυμπιεστή (R -Mode)	69

7.6	Μεταβάσεις Τρόπου Λειτουργίας	69

7.6.1	Συμπίεση Και Αποσυμπίεση Κατα Τη Δίαρκεια Των Μεταβάσεων Τρόπου Λειτουργίας	70

7.6.2	Μετάβαση Απο Unidirectional Σε Optimistic Τρόπο Λειτουργίας	70

7.6.3	Μετάβαση Απο Optimistic Σε Reliable Τρόπο Λειτουργίας	71

7.6.4	Μετάβαση Απο Unidirectional Σε Reliable Τρόπο Λειτουργίας	71

7.6.5	Μετάβαση Απο Reliable Σε Optimistic Τρόπο Λειτουργίας	71

7.6.6	Μετάβαση Σε Unidirectional Τρόπο Λειτουργίας	72

7.6.7	Πακέτα Ανατροφοδότησης Και Οι Μορφές Τους	72

7.7	CRCs Συμπίεσης Επικεφαλίδων, Κάλυψη Και Πολυώνυμα	73

7.7.1	CRCs ΠΑΚΈΤΩΝ IR ΚΑΙ IR-DYN	73

7.7.2	CRCs Στις Συμπιεσμένες Επικεφαλίδες	73

7.8	Χειρισμός Σφάλματος Στο RFC-3095	74

7.8.1	Αιτία Του CRC Σφάλματος	74

7.8.2	Ενέργεις Κατά Την Αποτυχία Του CRC	74

8	Αναπαράσταση IP Τηλεφωνίας Σε RFC-2508 & RFC-3095	77

8.1	Μοντέλο Προσομοίωσης	77

8.1.1	Επισκόπηση	77

8.1.2	Μοντέλο Χρήστη	78

8.1.3	Χαμηλότερα Σρώματα	78

8.1.4	Πρωτόκολλα Υψηλότερου Στρώματος	81

8.1.5	Ρυθμός Σφάλματος Ψηφίων (Bit Error Rate-BER)	82

9	Ανάλυση	85

9.1	Σενάρια Προσομοίωσης	85

9.1.1	Επιρροή Των Συνθηκών Μετάδοσης	85

9.1.2	Επιρροή Του Προφίλ Συμπίεσης	85

9.1.3	Επιρροή Της Συχνότητας Ανανέωσης/Ενημέρωσης Του Context	85

9.1.4	Επιρροή Της Ακεραιότητας Της Εισερχόμενησ Ροής Πακέτων	85

9.2	Μετρήσεις Προσομοίωσης	86

9.2.1	Μέτρα Απόδοσης	86

9.2.2	Ιδανική Συμπίεσης Επικεφαλίδων	86

9.3	Προσομοιώσεις	86

9.3.1	Χειρισμός Σφάλματος	87

10	Αποτελέσματα Προσομοίωσης	88

10.1	Αποτελέσματα Προσομοίωσης Για Συμπίεση Επικεφαλίδων Βασισμένη Σε RFC-2507/ RFC-2508	88

10.1.1	Σενάριο 1: Web browsing	88

10.1.2	Σενάριο 2: Φωνή	92

10.2	Αποτελέσματα Προσομοίωσης Για Συμπίεση Επικεφαλίδων Βασισμένη Σε RFC-3095	98

10.2.1	Σενάριο 1: Φωνή	98

11	Στατιστική Σύγκριση Των RFC- 2508 Και RFC-3095	103

12	Συζήτηση	105

13	Συμπεράσματα	106

Βιβλιογραφια	107

References	109

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα κινητά δίκτυα 3ης γενιάς θεμελιώδης στόχος είναι η υποστήριξη IP κυκλοφορίας, τόσο σε πραγματικό όσο και σε μη-πραγματικό χρόνο, για τα κινητά τερματικά ενόσω επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση φάσματος και ευρωστία σφάλματος. Στην περίπτωση φωνής η αποδοτικότητα φάσματος και η ευρωστία σφάλματος έχουν ένα ελάχιστο όριο απόδοσης που προέρχεται από τα υπάρχον κυψελοειδή συστήματα. Υπάρχει επίσης ένα ελάχιστο όριο στην ποιότητα φωνής. Είναι αναμενόμενο ότι η all-IP αρχιτεκτονική πρέπει να εκπληρώσει αυτά τα ελάχιστα όρια για τις υπηρεσίες φωνής. Το ερώτημα είναι πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι για απόδοση φάσματος και ευρωστίας σφάλματος για τη φωνή όταν εφαρμόζεται το all-IP παράδειγμα στα κυψελοειδή συστήματα (π.χ. EDGE και UMTS).

Για IP εφαρμογές πολυμέσων πραγματικού χρόνου, το πρωτόκολλο RTP χρησιμοποιείται πάνω από το IP/UDP. Το μέγεθος της συνδυασμένης IP/UDP/RTP επικεφαλίδας είναι τουλάχιστον 60 bytes για IPv6, ενώ η ωφέλιμη πληροφορία είναι μικρή, χαρακτηριστικά μικρότερη από την IP/UDP/RTP επικεφαλίδα. Σαφώς, εάν οι επικεφαλίδες στέλνονται "όπως είναι" (“as is”) στη διεπαφή αέρα, έτσι ώστε να συμβαδίσουν με το IP παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να τηρήσουν ή και να πλησιάσουν το ελάχιστο όριο απόδοσης φάσματος κυκλωμάτων φωνής. Ως εκ τούτου απαιτείται μια τεχνική προσαρμογής επικεφαλίδων, με την οποία εφαρμόζεται ένας μετασχηματισμός στην IP/UDP/RTP επικεφαλίδα για να μειωθεί το μέγεθός της πριν τη μετάδοση στη διεπαφή αέρα, και ο αντίστροφος μετασχηματισμός εφαρμόζεται αφού διασχίσει τη διεπαφή αέρα, για να αποκατασταθεί το αρχικό μέγεθος και οι τιμές των πεδίων της επικεφαλίδας. Το μέγεθος επικεφαλίδας μειώνεται, αφαιρόντας πλεονασμό από την αρχικά κωδικοποιημένη επικεφαλίδα και/ή αφαιρώντας πληροφορία από τα πεδία επικεφαλίδων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της λειτουργικότητας. Οι επιδράσεις στη διαφάνεια και την ευρωστία στα σφάλματα πρέπει κατανοηθούν πλήρως προκειμένου να σχεδιαστούν οι κατάλληλες τεχνικές προσαρμογής.

Έναυσμα για την εκπόνηση αυτής της διδακτορικής διατριβής, υπήρξε το ερευνητικό πρόγραμμα WINE GLASS (WIreless NEtwork as a Generic platform for Location Aware Service Support). Οι προτεινόμενες τεχνικές προσαρμογής ερευνώνται. Συμπίεση επικεφαλίδων και stripping επικεφαλίδων, οι όποιες είναι και οι δύο επικρατέστεροι μέθοδοι για τη μείωση επικεφαλίδων, συγκρίνονται σε γενικό επίπεδο. Υπάρχον σχέδια συμπίεσης επικεφαλίδων περιγράφονται και αναλύονται. Κατόπιν παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι αποκατάστασης σφάλματος, οι όποιοι και υλοποιήθηκαν. Αυτοί οι αλγόριθμοι βελτιώνουν τη συμπεριφορά της ευαίσθητης σε σφάλματα συμπίεση επικεφαλίδων. Εν συνεχεία παρατίθενται οι αλλαγές που απαιτούνται στα δίκτυα για την εισαγωγή τέτοιων μεθόδων συμπίεσης επικεφαλίδων και επισημαίνονται οι περιορισμοί που επιφέρονται από τη μείωση των επικεφαλίδων. Για την ανάλυση της απόδοσης ενός σχεδίου συμπίεσης επικεφαλίδων,  χρησιμοποιούνται προσομοιώσεις σε υπολογιστή. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο προσομοίωσης και υλοποιήθηκε ένας προσομοιωτής. Οι παράμετροι του σχεδίου συμπίεσης είναι ρυθμιζόμενες προκειμένου να γίνει κατανοητός ο αντίκτυπός τους στην απόδοση του εκάστοτε αλγορίθμου. Το μοντέλο  συμπίεσης εξετάζεται για διάφορους τύπους σύνδεσης έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ της απόδοσής τους σε σχέση με τις συνθήκες μετάδοσης.

Glossary

| ATM | Asynchronous Transfer Mode |
| --- | --- |
| AMR | Adaptive Multi Rate |
| BER | Bit Error Rate |
| BSC | Base Station Controller |
| BTS | Base Station Transceiver |
| CID | Context Identifier |
| CN | Core Network |
| CT | Context Table |
| ER | Error Recovery |
| FEC | Forward Error Correction |
| FER | Frame Error Rate |
| FMC | Fixed Mobile Convergence |
| GGSN | Gateway GPRS Support Node |
| GPRS | General Packet Radio Service |
| GSM | Global System for Mobile Communications |
| HC | Header Compression |
| HR | Header Requests |
| IPv4 | Internet Protocol version 4 |
| IPv6 | Internet Protocol version 6 |
| ISDN | Integrated Services Digital Network |
| IWF | Inter Working Function |
| LLC | Logical Link Control |
| MAC | Medium Access Control |
| MS | Mobile Station |
| MSC | Mobile Station Controller |
| NAS | Non Access Stratum |
| NodeB | UMTS base station |
| PDCP | Packet Data Convergence Protocol |
| PHR | Periodic Header Refresh |
| PID | Protocol Identifier |
| PL | Payload |
| PPP | Point-to-Point Protocol |
| QoS | Quality of Service |
| PLR | Packet Loss Rate |
| RAB | Radio Access Bearer |
| RAN | Radio Access Network |
| RFC | Request for Comments |
| RLC | Radio Link Control |
| RNC | Radio Network Controller |
| RNS | Radio Network Subsystem |
| RRC | Radio Resource Control |
| RTE | Real Time Emulator |
| SAP | Service Access Point |
| SS | Slow Start |
| SGSN | Service GPRS Support Node |
| SNDCP | SubNetwork Dependent Convergence Protocol |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| UDP | User Datagram Protocol |
| UE | User Equipment |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunication System |
| UPA | User Plane Adaptation |
| UTRAN | UMTS Terrestrial Radio Access Network |
| WAP | Wireless Application Protocol |
| WINEGLASS | WIreless NEtwork as a Generic platform for Location Aware Service Support |

# Εισαγωγη

Οι κύριες τεχνολογίες επικοινωνιών που έχουν επικρατήσει και χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό στις μέρες μας, είναι οι ακόλουθες : κινητή τηλεφωνία και το Διαδίκτυο. Η βασική υπηρεσία που παρίχετο από τα κινητά τερματικά στο παρελθόν ήταν η φωνή. Το Διαδίκτυο, αφ' ετέρου, έχει σχεδιαστεί για πολλαπλάσιες υπηρεσίες και η ευελιξία του για όλα τα είδη χρήσης είναι μια από τις δυνάμεις του.

Σήμερα, η τηλεφωνία IP αναπτύσσεται ταχύτατα χάρη σε βελτιωμένες τεχνικές λύσεις, οι οποίες την καθιστούν έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο τρόπο υποστήριξης της τηλεφωνίας. Επιπλέον, η μεγάλη ποικιλομορφία των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας που μπορεί να υποστηρίξει το IP και η διαρκώς αυξανόμενη ενσωμάτωση υπηρεσιών σε κινητές συσκευές, επιτρέπει αυτή τη στιγμή στα κυψελωτά τηλέφωνα να γίνουν συσκευές πιο γενικής χρήσεως, υποστηρίζοντας ήχο, εικόνα, περιήγηση στον Ιστό, email, παιχνίδια, κλπ. Επιπλέον, αναμένεται ότι το 2006 η υπερισχύουσα κίνηση δεν θα είναι φωνή.

H κινητικότητα (mobility) γίνεται και αυτή επιβεβλημένη στις τηλεπικοινωνίες. Το FMC στοχεύει στην παράλληλη αύξηση των σταθερών και κινητών δικτύων. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν από την υποδομή του εκάστοτε δικτύου και να είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του χρήστη. H κινητικότητα θα πρέπει να γίνει καθολική με την ενσωμάτωσή της σε οικιακά, εταιρικά, δημόσια και δορυφορικά RAN. Τα 3G RAN θα ενσωματώνουν ασύρματα LAN, κυψελωτά δίκτυα, δίκτυα DECT, ασύρματους τοπικούς βρόχους και δορυφορικά δίκτυα.

Πράγματι, τα συστήματα της τρίτης γενιάς είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν κάτω από πολλαπλά στρώματα δικτύων, παρέχοντας έτσι διαφάνεια πρωτοκόλλου στους χρήστες. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον στη δημιουργία δικτύων-πυρήνων με τη χρήση μεταγωγής πακέτων, υποστηριζόμενα πιθανότατα από πακέτα δικτύου διαχειριζόμενα από το πρωτόκολλο Διαδικτύου. Εφόσον το πρωτόκολλο IP μπορεί να  χρησιμοποιηθεί από το δίκτυο κορμού για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, ή σε κάποιο άλλο IP δίκτυο, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από το RAN. Το κρίσιμο σημείο στο RAN είναι φυσικά η ασύρματη σύνδεση. Πράγματι, η πρόσβαση στην ασύρματη σύνδεση δημιουργεί δύσκολες προϋποθέσεις για την διατερματική μετάδοση πακέτων. Δύο είναι οι παράγοντες που περιορίζουν την μετάδοση πακέτων κατά την ασύρματη πρόσβαση:

- Το υψηλό κόστος πρόσβασης στους κυψελικούς συνδέσμους και

- Η συμπεριφορά απώλειας του συνδέσμου.

Το πρωτόκολλο IP στο δίκτυο κορμού και μόνο σε αυτό, περιλαμβάνει μία λειτουργία πύλης διαδικτύου μεταξύ του BSS και του NSS στο Κινητό Δίκτυο, κάτι το οποίο είναι ακατάλληλο. Το πρωτόκολλο Διαδικτύου τρίτης γενιάς (3G IP) προβλέπεται να προωθήσει το πρωτόκολλο Διαδικτύου έως τον Κινητό Σταθμό. Η διατερματική μεταφορά IP πακέτων  επιτρέπει τη χρήση πρότυπων εφαρμογών στο κινητό τερματικό, παρέχοντας έτσι μία σημαντική εναλλακτική λύση.

Το πρωτόκολλο IP φαίνεται ότι είναι ένα απλό πρωτόκολλο δικτύου καθώς μπορεί να υποστηρίξει κάθε υπηρεσία. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του IP είναι κατάλληλη να εξετάσει διαφορετικές υπηρεσίες ανεξάρτητα από το δίκτυο πρόσβασης και είναι ικανή να υποστηρίξει  την ενσωμάτωση υπηρεσιών πολυμέσων σε ένα και μόνο δίκτυο. Πάντως, η πολυπλοκότητα του IP είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί ώστε να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στο στρώμα μεταφοράς. Εκτός από το περιστασιακό θέμα της κλιμάκωσης, της αξιοπιστίας και της ικανότητας αλληλεπίδρασης, το IP θα βρεθεί αντιμέτωπο και με άλλες προκλήσεις: την ασφάλεια, την τιμολόγηση και την έκδοση λογαριασμών, την εκπομπή και πολυεκπομπή, τα πολυμέσα και την κινητικότητα. Εάν θέλει να προσφέρει υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, τότε το πρωτόκολλο IP θα πρέπει να αυξηθεί σε σχέση με τους μηχανισμούς ποιότητας των υπηρεσιών και τη διαχείριση των πόρων.

Το κυψελικό εύρος ζώνης υψηλής ποιότητας επιβάλλει και υψηλό κόστος συστήματος. Στα ασύρματα συστήματα, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του BER και του SNR του καναλιού ραδιοζεύξης. Επιπλέον, το απαιτούμενο SNR (που αντιστοιχεί σε επιλεγμένο BER) μπορεί να συσχετιστεί άμεσα με την ικανότητα του συστήματος, π.χ. με τον αριθμό των χρηστών σε κάθε κυψέλη. Το ραδιοφωνικό δίκτυο παράγει ένα υψηλό BER, λόγω της εξασθένισης σκιάς, της εξασθένισης πολλαπλών διαδρομών, και της συνεχούς κινητικότητας. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί η μετάδοση μέσω ραδιοζεύξης, το BER μπορεί να είναι της τάξεως του 10 -3. Η ποιότητα σε ένα ραδιο-σύστημα (που εκφράζεται παραδείγματος χάριν ως BER) αλλάζει συνήθως από ένα ραδιοφωνικό πλαίσιο των 20ms, σε ένα άλλο λόγω της εξασθένισης στη ραδιοζεύξη. Κατά συνέπεια, για να παραμείνει απρόσβλητη η ικανότητα του συστήματος, τα πρωτόκολλα στο στρώμα σύνδεσης και οι κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές φωνής πρέπει να ανεχτούν ότι το BER υπερβαίνει το επιδιωκόμενο BER για περιορισμένες χρονικές περιόδους.

Στα κινητά συστήματα 3ης γενιάς, απαιτείται ένα αποδοτικό δίκτυο πρόσβασης από το BTS στο δίκτυο κορμού. Λειτουργία σχετική με τη ραδιο σύνδεση όσο και ανεξάρτητη πρέπει να διαχωριστεί μεταξύ του δικτύου κορμού και του RAN. Η διατερματική μεταφορά IP πρέπει να βελτιστοποιηθεί για ορισμένες κλάσεις εφαρμογών πραγματικού χρόνου. Το RAB πρέπει να φροντίσει για την υπηρεσία ή την εφαρμογή που προσφέρεται και τα χαρακτηριστικά τις ραδιο-σύνδεσης που επιλέγονται για τη ροή. Πρέπει επίσης να λυφθούν υπόψη όλες οι QoS απαιτήσεις για την υπηρεσία επιλέγοντας τα χαρακτηριστικά του LLC και του RLC/MAC στρώματος που θα χρησιμοποιηθούν από το στρώμα μεταφοράς. Το RLC/MAC μπορεί να περιλάβει ενισχυμένο εντοπισμό των πόρων της ραδιοζεύξης, καθορισμό του RAB για τις διάφορες κλάσεις κυκλοφορίας, και ταξινόμηση ροής προδιαγράφοντας την κίνηση χρηστών στο κατάλληλο RAB.

Οι κλάσεις κυκλοφορίας UMTS μπορεί να είναι συνομιλητικές, ροής, διαδραστικές και υποβάθρου (background). Οι κλάσεις συνομιλίας και ροής είναι κρίσιμες όσον αφορά το χρόνο ενώ οι διαδραστικές και οι υποβάθρου είναι υπηρεσίες καλύτερης-προσπάθειας (best-effort). Οι τέσσερις κλάσεις διαφοροποιούνται στην ευαισθησία καθυστέρησης. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνία, το RAB διαφέρει στον τρόπο μεταφοράς (κύκλωμα, πακέτο) και το ρυθμό μεταφοράς της πληροφορίας, και τις ιδιότητες του QoS. Η χρήση ενός κατάληλου RAB όσον αφορά τους όρους μετάδοσης μπορεί να αλλάξει την ποιότητα της επικοινωνίας που απολαμβάνει ο χρήστης και την εκμετάλλευση των πόρων του δικτύου. Για να συγκρίνουμε το RAB, η προστασία στα λάθη και το interleaving depth πρέπει ληφθούν υπόψη επειδή συντονίζουν την ευρωστία σφάλματος της μεταφερόμενης πληροφορίας. Κατόπιν, τα overheads του πρωτοκόλλου και ο έλεγχος σηματοδοσίας πρέπει να εξεταστούν επειδή επηρεάζουν την αποδοτικότητα του πρωτοκόλλου.

Δεδομένου ότι η φωνή στην καθεμερινότητα είναι η βασική προσφερόμενη υπηρεσία στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, υπάρχει ένα απαραίτητο πρότυπο σχετικά με την ποιότητα αυτής της υπηρεσίας. Αν και οι υπηρεσίες μεταδόσης φωνής θα μπορούσαν να σημειώσουν πρόοδο ως προς την ποικιλομορφία και φιλικότητα προς το χρήστη, η βασική προσδοκία όπως αυτή καθορίζεται από το GSM πρότυπο πρέπει να ικανοποιηθεί και στο κινητό δίκτυο. Η μεταφορά φωνής άνω του IP (VoIP) οδηγεί σε ποικίλες δυνατότητες για την βελτιστοποίηση ή ενοποίηση της επικοινωνία με άλλες εφαρμογές όπως το βίντεο, white boarding, document/application sharing, τηλεργασία, και back office tools γενικότερα. Τα οφέλη από τη χρήση του IP ως γενική πλατφόρμα για εφαρμογές δεδομένων όσο και πραγματικού χρόνου είναι συναρπαστικά ενθαρύνοντας τη λύση των τεχνολογικών ζητημάτων. Πράγματι, το IP ως πλατφόρμα εφαρμογής μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση για επικοινωνία πολυμέσων και την ενσωμάτωση της φωνής στα δίκτυα δεδομένων.

Η ποιότητα μετάδοσης φωνής υπόκειται σε δύο υποκειμενικές παραμέτρους: κατανόηση και αλληλεπίδραση. Οι καταστροφές που αντιμετωπίζονται από τα πακέτα στο δίκτυο κορμού μειώνουν το QoS με τη μείωση της κατανόησης καθιστώντας την αλληλεπίδραση τεχνητή. Δύο είναι οι κύριες καταστροφές που πρέπει να αντεμετοπιστούν: καθυστέρηση και απώλεια. Και οι δύο πρέπει να έχουν χαμηλό μέσο όρο. Επιπλέον, η καθυστέρηση jitter και το μέγεθος διαδοχικών πακέτων που καταστρέφονται (loss-burst length) πρέπει να κρατηθούν σε στενά όρια.

Ένα σημαντικό μειονέκτημα του IP πρωτοκόλου είναι ότι οι επικεφαλίδες που προστίθενται στην ωφέλιμη πληροφορία είναι πολλαπλάσιες αυτού. Π.χ. για VoIP, το μέγεθος της συνολικής IP/UDP/RTP επικεφαλίδας είναι 40 bytes για IPv4 και 60 bytes για IPv6, ενώ το μέγεθος της ωφέλιμης πληροφορίας μπορεί να είναι ακόμη και 15 - 20 bytes. Επιπλέον, το μέγεθος των IP επικεφαλίδων αυξάνεται όσο αυξάνονται οι ικανότητες των δικτύων (ασφάλεια, δικτυακή γειτονιά διευθύνσεων, υπηρεσία, κινητικότητα...). Από την άλλη, το εύρος ζώνης ειδικά στις ασύρματες συνδέσεις, είναι περιορισμένο. Πολυπλέκοντας στατιστικά διάφορες ροές πακέτων επάνω στις συνδέσεις, αναμένεται ένα ορισμένο κέρδος στην αποδοτικότητα του εύρους ζώνης. Εντούτοις μια συναλλαγή πρέπει να γίνει έτσι ώστε να επιτύχουμε μεγάλη αποδοτικότητα εύρους ζώνης με τις επεκταθείσες ικανότητες των δικτύων. Έτσι, οι επικεφαλίδες πρέπει να μειωθούν στις συνδέσεις αέρα.

Εντούτοις, οι κυψελοειδείς συνδέσεις παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που κάνουν τη συμπίεση επικεφαλίδων, όπως καθορίζεται από [ IPHC, CRTP ], λιγότερο αποδοτική. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό είναι η συμπεριφορά απώλειας των κυψελοειδών συνδέσεων, όπου ένα BER της τάξης του 1ε-3 πρέπει να είναι αποδεκτό έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι ραδιο-πόροι. Σε σφοδρές λειτουργικές καταστάσεις, το BER μπορεί να είναι έως και 1ε-2. Το άλλο προβληματικό χαρακτηριστικό είναι το μακροχρόνιο (RTT- round-trip time) της κυψελοειδούς σύνδεσης, το οποίο μπορεί να είναι έως και 100-200 msec. Ένα πρόσθετο πρόβλημα είναι ότι το υπόλοιπο BER είναι σημαντικό, δηλ., τα χαμηλότερα στρώματα παραδίδουν μερικές φορές πακέτα που περιέχουν μη ανιχνεύσημα σφάλματα. Ένα αποδοτικό μοντέλο  συμπίεσης επικεφαλίδων για κυψελοειδείς συνδέσεις πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται απώλειες μεταξύ του σημείου συμπίεσης και αποσυμπίεσης καθώς επίσης και απώλειες πριν από το σημείο συμπίεσης.

Πολλές είναι οι προτεινόμενοι μέθοδοι για την μείωση του μεγέθους επικεφαλίδων για πακέτα που στέλνονται απο τη διεπαφή αέρα. Η μείωση έγκειται στην αφαίρεση του πλεονασμού από τα πεδία της επικεφαλίδας τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Αυτή η μείωση δεν πρέπει να εισαγάγει οποιαδήποτε τροποποίηση στις τιμές των πεδίων της επικεφαλίδας.

Δύο είναι τα κύρια μοντέλα συμπίεσης για επικεφαλίδες πρωτοκόλλων βασισμένες σε IP εφαρμόσιμα για ασύρματα συστήματα. Αυτά είναι¨

- Το "IP Header Compression" (RFC-2507), που  βασίζεται εν μέρει στο "Compressing TCP/IP Headers for Low Speed Serial Links" (RFC-1144). Αυτό το μοντέλο σχεδιάστηκε αρχικά για TCP/IP και UDP/IP επικεφαλίδες. Επεκτάθηκε για να εφαρμοστεί σε IP/UDP/RTP πρωτόκολλα με το “Compressing IP/UDP/RTP Headers for Low-Speed Serial Links” (CRTP / RFC-2508) και για τα IP πακέτα που μεταδίδονται πάνω από το πρωτόκολλο PPP RFC-2509.

- Το  “RObust Header Compression” (RFC-3095 / RFC-3095) για RTP/UDP/IP, UDP/IP και ESP/IP επικεφαλίδες που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις αναξιόπιστες ασύρματες συνδέσεις.

Η περαιτέρω μελέτη του RFC-3095 αποτελεί ανοιχτό ερευτνητικό θέμα. Και τα δύο μοντέλα είναι υποψήφια για τη συμπίεση επικεφαλίδωνπέρα από τη 3GPP (Third Generation Partnership Project) UMTS διεπαφή ως τμήμα του στρώματος PDCP (Packet Data Convergence Protocol [9]).

Υπάρχουν λίγες διαθέσιμες δημοσιεύσεις που αφορούν στη μελέτη της απόδοσης μοντέλων συμπίεσης επικεφαλίδων, όπως [ 7 ], [ 8 ], [ 10 ]. Σε αυτή τη διατριβή ερευνάται η συμπίεση TCP/IP και RTP/UDP/IP επικεφαλίδων σύμφωνα με τα RFC-2507/2508 και RFC-3095 και ειδικότερα υπό το προίσμα αναξιόπιστων ασύρματικών συνδέσεων.

Τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή αναφέρονται αποκλειστικά σε IPv6 πρωτόκολλα.

# Γενικη Περιγραφη Της Κινητης Επικοινωνιας

Σε ένα σύστημα κινητής επικοινωνίας υπάρχουν μερικά στάδια μεταξύ του κινητού και του δικτύου κορμού. Το δίκτυο κορμού αποτελεί εκείνο το μέρος που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες του συστήματος κινητής επικοινωνίας που δεν σχετίζονται με την διεπαφή αέρα, όπως τη διαχείριση των παραμέτρων χρήστη και της θέσης του, πιστοποίηση της ταυτότητας χρήστη και τιμολόγησης αυτού καθώς επίσης και δρομολόγηση των δεδομένων στην κυψέλη όπου βρίσκεται το κινητό κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το δίκτυο κορμού μπορεί να συνδεθεί με το Διαδίκτυο ή άλλα δίκτυα κορμού μέσω ISDN.

Σχήμα 1: UMTS hierarchy

Σην πλευρά των δικτύων κορμού υπάρχουν αρκετά RNCs, που ελέγχουν ένα ή περισσότερα NodeBs. Τα RNCs είναι παραδείγματος χάριν αρμόδια για την δημιουργία μιας σύνδεσης στο κινητό και για αποφάσεις μεταβίβασης (handover) όταν το κινητό μετακινείται από μία κυψέλη σε άλλη. Τα NodeBs μπορούν να χειριστούν συνδέσεις με αρκετά κινητά. Ένα RNC με το NodeB του ονομάζεται Radio Network Subsystem (RNS).

Στα GSM και UMTS, η επικοινωνία μεταξύ 2 κινητών τηλεφώνων γίνεται πάντα από το δίκτυο κορμού, ακόμα και όταν χρησιμοποιούν το ίδιο RNC ή NodeB. Το δίκτυο κορμού παραδείγματος χάριν αποφασίζει εάν το κινητό επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του δικτύου ή όχι.

Το σχήμα 2 απεικονίζει τα στρώματα μετάδοσης πακέτων βασισμένη σε IP.

Σχήμα 2: Στρώμα Δεδομένων

Σε γενικές γραμμές τα επίπεδα του κινητού και του RNC είναι σχεδόν τα ίδια, μόνο μεταξύ NodeB και RNC υπάρχει ένα πρόσθετο ATM επίπεδο. Στην κορυφή βρίσκεται η στοίβα του IP (π.χ. UDP/IP ή TCP/IP) που εκτελεί η εφαρμογή, ακολουθούμενη από το PDCP (Packet Data Convergence Protocol) επίπεδο, που εκτελεί λέιτουργίες σηματοδότησης, αναγνώρισης, συμπίεσης επικεφαλίδων κ.λπ.... Το RLC (Radio Link Control) τεμαχίζει τα PDCP πακέτα έτσι ώστε να μεταδοθούν από τη διεπαφή αέρα. Παρόλ’αυτά πριν τη μετάδοση προστίθεται πλεονασμός για forward error correction αφού το πακέτο στέλνεται πέρα από μια σύνδεση που εισάγει λάθη.

## Φωνη Στα Δικτυα Πακετων

Οι επικεφαλίδες πρωτοκόλλου αλληλεπιδρούν με το κατώτερο όριο καθυστέρησης με τρεις τρόπους. Αρχικά, οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας έχει ένα μέγιστο ρυθμό σηματοδοσίας, το όριο Shannon. Δεύτερον, εάν η γραμμή είναι πάρα πολύ αργή, μπορεί να είναι αδύνατο να τοποθετηθούν τόσο οι επικεφαλίδες όσο και η ωφέλιμη πληροφορία στο ίδιο χρονικό παράθυρο. Τρίτον, ακόμη και με μια γραμμή αρκετά γρήγορα, μπορεί να υπάρξει ανεπιθύμητη αλληλεπίδραση μεταξύ bulk data και διαδραστικής κυκλοφορίας. Για να ανταπεξέλθει στην πολυπλεξία bulk κυκλοφορίας και διαδραστικής κυκλοφορίας, ένα κατάλληλο MTU (Maximum Transmission Unit) πρέπει να καθοριστεί στο επίπεδο συνδέσεων.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η διαδραστική απάντηση γίνεται αντιληπτή ως "κακή" όταν η αντίδραση στο χαμηλό στρώμα είναι περισσότερο από 100 έως 200 msec. Είναι συγκρινόμενη με το RTT για φωνή μεταγωγής κυκλώματος, η οποία είναι λιγότερο από 180 msec για GSM-FR (GSM full-rate speech codec).

Επιπλέον, οι επικεφαλίδες πρωτοκόλλου αλληλεπιδρούν με τις απώλειες πακέτων. Πράγματι, η μεταφερόμενη πληροφορία στις επικεφαλίδες μπορεί να διαβιβαστεί λανθασμένα και το πακέτο μπορεί έπειτα να απορριφθεί λόγω σφαλμάτων στα ψηφία της επικεφαλίδας. Οι απώλειες επιδρούν αρνητικα κυρίως στην κατανόηση της ομιλίας. Συνήθως είναι αδύνατο να κρυφτεί ένα γεγονός απώλειας όταν πάνω από 100 msec ήχου χάνονται εντελώς. Εάν τέτοια απώλεια εμφανίζεται συχνά και στις δύο άκρες της συνδιάλεξης, η λεκτική ποιότητα υποφέρει. Για εφαρμογές φωνής το ποσοστό απώλειας δεν είναι το μόνο ενδιαφέρον μέγεθος. Όταν χάνονται μόνο μεμονωμένα πακέτα, το ανεκτό ποσοστό απώλειας μπορεί να είναι υψηλό. Μια μεμονωμένη έκρηξη μεγάλου αριθμού χαμένων πακέτων, αφ' ετέρου, μπορεί να προκαλέσει μια αισθητή διακοπή.

Ο μόνος αποδοτικός τρόπος για να επιτευχθεί ικανοποιητική ποιότητα φωνής σε διαταραγμένα κανάλια είναι να χρησιμοποιηθούν έξυπνοι codecs φωνής που μπορούν να ανεχτούν μερικές ζημίες στην κωδικοποιημένη φωνή. Σε αυτό το πλαίσιο, το επίπεδο συνδέσεων δεν πρέπει να απορρίψει πακέτα με λανθασμένη ωφέλιμη πληροφορία. Επιπλέον, η ευαισθησία στα σφάλματα ποικίλλει ευρέως μεταξύ των διαφορετικών ψηφίων σε ένα πακέτο κωδικοποιημένης φωνής. Υψηλή ευαισθησία σφάλματος σημαίνει ότι ένα σφάλμα σε εκείνο το ψηφίο οδηγεί σε σφοδρή υποβάθμιση της λεκτικής ποιότητας.

Οι απαιτήσεις στις υπηρεσίες φωνής πρέπει να είναι παρόμοιες με αυτές για GSM. Αυτό υπονοεί ότι οι φορείς θα προσπαθήσουν να θέσουν με τεχνάσματα το vocoder ρυθμό για να δώσουν 1% FER στη διεπαφή αέρα, και 0,1% ή λιγότερο ρυθμό απώλειας πακέτων στο δίκτυο κορμού. Για να περιοριστεί η φθορά λόγο απώλειας, το μήκος των πακέτων θα μπορούσε να μειωθεί έτσι ώστε η πιθανότητα απώλειας πακέτων να γίνει χαμηλότερη. Εντούτοις, εμφανίζει υψηλή σπατάλη εύρους ζώνης: πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση.

## Δομη Πακετων Για Τηλεφωνία IP

Τα πακέτα φωνής για IP telephony θα χρησιμοποιήσουν πιθανότατα το πρωτόκολλο RTP. Εν συνεχεία ένα πακέτο, εκτός από τη διαμόρφωση στο επίπεδο σύνδεσης, έχει μια IP επικεφαλίδα (20 bytes σε ver.4 ή 40 bytes σε ver.6), μια UDP επικεφαλίδα (8 bytes), και μια RTP επικεφαλίδα (12 bytes) συνολικού μήκους 40/60 bytes. Το μέγεθος της ωφέλιμης πληροφορίας εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη κωδικοποίηση φωνής και το ρυθμό μετάδωσης πακέτων. Μπορεί να είναι έως και 15-20 bytes.

### Επιπεδο  Δικτυου (Network layer)

Το επίπεδο IP στον ξενιστή έχει δύο βασικές λειτουργίες: επιλογή της πύλης για το επόμενο σκέλος της διαδρομής (“next hop” gateway) ή ξενιστή για την εξερχόμενη IP κίνηση και επανασυναρμολόγηση της εισερχόμενης IP κίνησης. Το επίπεδο IP μπορεί επίσης να εφαρμόσει σκόπιμο τεμαχισμό των εξερχόμενων δεδομένων. Τέλος, το IP επίπεδο παρέχει λειτουργία διάγνωσης και αναγνώρισης σφάλματος. Το IP δεν παρέχει καμίας διατερματική εγγύηση παράδοσης. Κατά συνέπεια, τα IP παkέτα μπορεί να φθάσουν χαλασμένα, εις διπλούν, εκτός κατάταξης, ή και καθόλου. Τα επίπεδα επάνω από το IP όταν απαιτείται είναι αρμόδια για την αξιόπιστη υπηρεσία παράδοσης. Το πρωτόκολλο IP μπορεί να παρέχει διευθυνσιοδότηση, προδιαγραφή τύπου-υπηρεσίας, τεμαχισμό και επανασυναρμολόγηση, και τελικά πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια. Η τεράστια αύξηση του Διαδικτύου έχει αποκαλύψει προβλήματα διαχείρισης και διαβάθμισης σε μεγάλα σύστημα επικοινωνιών βασισμένα σε πακέτα. Οι λειτουργίες του στρώματος IP μπορεί να αυξηθούν κάπως στο μέλλον, δεδομένου ότι αναπτύσσονται περαιτέρω εγκαταστάσεις ελέγχου και διαχείρισης του Διαδικτύου.

### Επιπεδο Μεταφορας (Transport layer)

Το UDP πρωτόκολλο είναι ένα απλό διαφανές πρωτόκολλο ([ UDP ]) που προσθέτει πολυπλεξία και πρόσθετο checksum στο IP. Αντίθετα από το TCP, το UDP δεν παρέχει αξιοπιστία, παράδοση στη σωστή σειρά ή έλεγχο συμφόρησης. Το UDP προσφέρει μια ελάχιστη υπηρεσία μεταφοράς με μη-εγγυημένη παράδοση πακέτων και δίνει στις εφαρμογές άμεση πρόσβαση στην υπηρεσία πακέτων του IP. Το UDP χρησιμοποιείται από εφαρμογές που δεν απαιτούν το επίπεδο υπηρεσίας του TCP ή που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες επικοινωνιών μη διαθέσιμες από το TCP (π.χ., multicast or broadcast delivery). Οι μόνες υπηρεσίες που παρέχει πάνω από το IP είναι check-summing στα πακέτα και πολυπλεξία κατά αριθμό θυρίδας (port number). Επομένως, μια εφαρμογή που τρέχει πάνω από UDP πρέπει να ασχοληθεί άμεσα με τα διατερματικά προβλήματα επικοινωνίας που ένα connection-oriented πρωτόκολλο θα είχε χειριστεί.

Ο ξενιστής πρέπει να είναι σε θέση να παραγάγει και να επικυρώνει τα UDP checksums ενώ μια εφαρμογή μπορεί προαιρετικά να είναι σε θέση να ελέγξει εάν θα παραχθεί το UDP checksum. Εάν ένα UDP πακέτο ληφθεί με checksum που είναι διαφορετικό του μηδενός και άκυρο, πρέπει να το απορριφθεί από το UDP. Μια εφαρμογή μπορεί προαιρετικά να είναι σε θέση να ελέγχει εάν UDP πακέτα χωρίς checksums πρέπει να απορρίπτονται ή να δίνονται στην εφαρμογή. Το UDP Checksum είναι προαιρετικό σε IPv4 επειδή η λάθος δρομολόγηση αποτρέπεται από το checksum των επικεφαλίδων. Γίνεται υποχρεωτικό σε IPv6 επειδή αυτό το πεδίο δεν υπάρχει άλλο πια.

### Επιπεδο Εφαρμογης (Application layer)

#### Real-time Transport Protocol (RTP)

Το RTP πρωτόκολλο εισάγει μια περαιτέρω επικεφαλίδα στο επίπεδο εφαρμογής (δείτε [ RTP ]). Δεδομένου ότι σε μια εφαρμογή υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να αντιμετωπιστούν τα διαταραγμένα ή χαμένα πακέτα επάνω στο δίκτυο, μονάδες στοιχείων εφαρμογής (Application Data Units-ADU) παραδίδονται στο πρωτόκολλο μεταφορών αφήντας την επεξεργασία δεδομένων στην εφαρμογή. Ένα ADU περιέχει επαρκής πληροφορία έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του από το δέκτη ακόμα και όταν φθάνει εκτός κατάταξης όσον αφορά άλλο ADU. Στο πλαίσιο μιάς ροής RTP πακέτων, η επικεφαλίδα ενός RTP πακέτου παρέχει ικανοποιητική πληροφορία για τον προσδιορισμό και αποκωδικοποίηση του πακέτου χωρίς όμως να προσφέρει οποιαδήποτε ελεγχόμενη παράδοση ή ιστορία σχετικά με τα άλλα πακέτα αυτής της ροής.

#### Real-time Transport Protocol (RTCP)

Το πρωτόκολλο RTCP, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το RTP στο επίπεδο εφαρμογής. Εισάγει in-band σηματοδότηση για RTP δεδομένα. Τα πακέτα RTCP δεν περιέχουν δεδομένα χρηστών (user data). Υπάρχουν συγκεκριμένα formats που έχουν ως σκοπό να μεταφέρουν όλη την πληροφορία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων μιας περιόδου επικοινωνίας που οργανώνεται άνω του RTP. Τα προσδιορισμένα RTCP formats είναι κυρίως η έκθεση του αποστολέα και του παραλήπτη και λιγότερο συχνά η περιγραφή της “ προέλευσης ”, το πακέτο BYE και το καθορισμένο από την εφαρμογή RTCP πακέτο. Η εισαγωγή των RTCP πακέτων είναι ανάλογη της κίνησης έτσι ώστε να μην σπαταληθεί εύρος ζώνης.

Το υπολογισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ RTCP πακέτων απαιτείται να είναι μεγαλύτερο από 5 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να αποφευχθούν ξεσπάσματα RTCP πακέτων που υπερβαίνουν το εύρος ζώνης. Το διάστημα μεταξύ RTCP πακέτων μεταβάλεται  τυχαία στο διάστημα [0.5,1.5] φορές του υπολογισμένου διαστήματος για να αποφευχθεί αθέλητος συγχρονισμός όλων των συμμετεχόντων. Το μέσο σύνθετο μέγεθος των RTCP πακέτων εκτιμάται/υπολογίζεται δυναμικά έτσι ώστε να προσαρμοστεί σε αλλαγές του μεγέθους της φερόμενης ωφέλιμης πληροφορίας. Σε περιόδους επικοινωνίας στις οποίες όλοι οι συμμετέχοντες επιτρέπεται να εκπέμπουν, το εύρος ζώνης της περιόδου επικοινωνίας είναι το γινόμενο του εύρους ζώνης του κάθε συμμετέχοντα επί τον αριθμό των συμμετεχόντων, και το εύρος ζώνης του RTCP είναι το 5% αυτού.

### Packet Data Convergence Protocol (PDCP)

Το πρωτόκολλο PDCP συνοψίζει τη συμπίεση και αποσυμπίεση επικεφαλίδων, για ροή πακέτων IP, στον πομπό (transmitting entity) και στο δέκτη  (receiving entity) αντίστοιχα. Το επίπεδο αυτό λαμβάνει επίσης user data από το NAS και τα διαβιβάζει στο RLC επίπεδο και αντίστροφα. Προσφέρει επίσης πολυπλεξία στους διαφορετικούς Radio Bearers επάνω στο RLC για το συγκεκριμένο τύπο κυκλοφορίας (δείτε Σχήμα 3). Το PDCP όπως και το RLC παρέχει μεταφορά δεδομένων για όλες τις κλάσεις κυκλοφορίας τόσο στον τρόπο “μη βεβαιωμένης λήψης” (unacknowledged) όσο και στον τρόπο “βεβαιωμένης λήψης” (acknowledged). Και οι δύο τρόποι είναι διαφανείς στο PDCP.

Μια από τις βασικές λειτουργίες του PDCP είναι να αυξήσει την αποδοτικότητα στη διεπαφή αέρα, με τη εφαρμογή μεθόδων συμπίεσης επικεφαλίδων.

Σύμφωνα με το 3GPP, κάθε PDCP οντότητα περιέχει μηδέν, ένα ή περισσότερους αλγορίθμους συμπίεσης επικεφαλίδων.

Σχήμα 3: Αρχιτεκτονική PDCP

### Υπηρεσιες RLC

Αυτή η παράγραφος περιγράφει τις διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται από το RLC στα ανώτερα στρώματα.

Διαφανής υπηρεσία μεταφοράς στοιχείων (Transparent data transfer Service):

Αυτή η υπηρεσία διαβιβάζει PDUs ανωτέρων στρωμάτων χωρίς προσθήκη οποιωνδήποτε πληροφορίας σχετικά με το πρωτόκολλο, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας κατάτμησης/επανασυναρμολόγησης (segmentation/reassembly). Οι ακόλουθες λειτουργίες απαιτούνται για την υποστήριξη της διάφανης μεταφοράς στοιχείων:

- Κατάτμηση και επανασυναρμολόγηση. Αυτή η λειτουργία εκτελεί κατάτμηση/επανασυναρμολόγηση PDUs μεταβλητού μήκους ανώτερου στρώματος σε/από μικρότερο RLC PDUs.

- Μεταφορά των user data. Μεταβίβαση πληροφορίας μεταξύ χρηστών RLC υπηρεσιών.

- Απόρριψη SDU. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε ένα RLC πομπό να αποβάλει RLC SDU από την προσωρινή μνήμη (buffer).

Υπηρεσία μεταφοράς στοιχείων μη βεβαιωμένης λήψης (Unacknowledged data transfer Service):

Αυτή η υπηρεσία διαβιβάζει PDUs ανωτέρων στρωμάτων χωρίς εγγύηση παράδοσης στην ομοιόβαθμη οντότητα (peer entity). Η υπηρεσία μεταφοράς στοιχείων μη βεβαιωμένης λήψης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ανίχνευση λανθασμένων δεδομένων: Το RLC παραδίδει στο ανώτερο λαμβάνον επίπεδο μόνο εκείνα τα SDUs που δεν έχουν σφάλματα κατά τη μετάδοση χρησιμοποιόντας τη λειτουργία ελέγχου ακολουθίας-αριθμού (sequence-number check).

Αμεση παράδοση: Το RLC στο δέκτη παραδίδει τα SDUs στο ανώτερο λαμβάνον επίπεδο μόλις αυτά φθάνουν στο δέκτη.

Οι ακόλουθες λειτουργίες απαιτούνται για να υποστηρίξουν την υπηρεσία μεταφοράς στοιχείων μη βεβαιωμένης λήψης:

- Κατάτμηση και επανασυναρμολόγηση.

- Aλληλουχία. Εάν ένα RLC PDU δεν μπορεί να φέρει το περιεχόμενο ενός RLC SDU, το πρώτο τμήμα (segment) του επόμενου RLC SDU μπορεί να τοποθετηθεί στο RLC PDU σε αλληλουχία με το τελευταίο τμήμα του προηγούμενου RLC SDU.

- Πλήρωση (Padding). Όταν η αλληλουχία δεν είναι εφαρμόσιμη και τα υπόλοιπα δεδομένα προς μετάδωση δεν γεμίζουν ένα ολόκληρο RLC PDU δεδομένου μεγέθους, το υπόλοιπο των δεδομένων θα γεμίσει με να γεμίσει ψηφία πλήρωσης (padding bits).

- Μεταφορά δεδομένων.

- Κρυπτογράφηση. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την αυθαίρετη απόκτηση δεδομένων. Η κρυπτογράφηση εκτελείται στο RLC επίπεδο για τον αδιαφανή RLC τρόπο. Λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής ασφάλειας προσδιορίζονται στο 3GPP TS 33.102: “ Security Architecture ”.

- Έλεγχος αριθμού ακολουθίας. Αυτή η λειτουργία εγγυάται την ακεραιότητα επανασυναρμολογημένων PDUs και παρέχει έναν μηχανισμό για την ανίχνευση αλλοιωμένων RLC SDUs μέσω του ελέγχου του αριθμού ακολουθίας στα RLC PDUs όταν αυτά επανασυναρμολογούνται σε ένα RLC SDU. Ένα αλλοιωμένο RLC SDU απορρίπτεται πάντοτε.

- Απόρριψη SDU.

Υπηρεσία μεταφοράς στοιχείων βεβαιωμένης λήψης (Αcknowledged data transfer Service):

Αυτή η υπηρεσία διαβιβάζει PDUs ανωτέρων στρωμάτων και εγγυάται την παράδοση στην ομοιόβαθμη οντότητα (peer entity). Στην περίπτωση που το RLC είναι ανίκανο να παραδώσει σωστά τα δεδομένα, ειδοποιείται το RLC στην πλευρά του πομπού. Για αυτήν την υπηρεσία υποστηρίζονται τόσο η παράδοση σε-ακολουθία (in-sequence) όσο και η εκτός-ακολουθίας (out-of-sequence). Σε πολλές περιπτώσεις ένα πρωτόκολλο ανώτερου επιπέδου μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη των PDUs του. Η Υπηρεσία μεταφοράς στοιχείων βεβαιωμένης λήψης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Παράδοση χωρίς λάθη: Η παράδοση χωρίς λάθη εξασφαλίζεται με τη μέθοδο της αναμετάδοσης. Το RLC στο δέκτη παραδίδει στο ανώτερο στρώμα μόνο SDUs χωρίς λάθη.

Μοναδική παράδοση: Το RLC παραδίδει κάθε SDU στο λαμβάνον ανώτερο επίπεδο μόνο μιά φορά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανίχνευσης επανάληψης.

Παράδοση σε-ακολουθία (In-sequence delivery): Το RLC παρέχει υποστήριξη για παράδοση SDUs σε τάξη, δηλ. το RLC πρέπει να παραδίδει SDUs στο λαμβάνον ανώτερο επίπεδο στρώματος με την ίδια σειρά με την οποιά το διαβιβάζον ανώτερο επίπεδο στρώματος τα παραδίδει στο RLC.

Παράδοση εκτός-ακολουθίας (Out-of-sequence delivery): Εναλλακτικά με την in-sequence παράδοση, είναι δυνατό να επιτραπεί στο λαμβάνον RLC επίπεδο να παραδίδει SDUs στο ανώτερο επίπεδο πρωτοκόλλου με διαφορετική σειρά από την οποία παραδόθηκαν στο RLC στη πλευρά του πομπού.

Συντήρηση του QoS όπως αυτό καθορίζεται από τα ανώτερα στρώματα. Το πρωτόκολλο αναμετάδοσης πρέπει να διαμορφώνεται από το layer 3 για να παρέχει διαφορετικά επίπεδα QoS. Αυτό είναι ελεγχόμενο.

Ανακοίνωση μη επανακτήσιμων σφαλμάτων. Το RLC ειδοποιεί το ανώτερο επίπεδο για σφάλματα που δεν μπορούν να επιλυθούν από το ίδιο με χρήση διαδικασιών αντιμετώπισης εξαίρεσης (exception handling), π.χ. ρυθμίζοντας το μέγιστο αριθμό αναμεταδόσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις καθυστέρησης.

Οι ακόλουθες λειτουργίες απαιτούνται για να υποστηρίξουν την μεταφορά στοιχείων βεβαιωμένης λήψης:

- Κατάτμηση και επανασυναρμολόγηση.

- Αλληλουχία.

- Πλήρωση (Padding).

- Μεταφορά δεδομένων.

- Διόρθωση σφάλματος. Αυτή η λειτουργία παρέχει τη διόρθωση σφάλματος με τη χρήση αναμετάδοσης, π.χ. Selective Repeat, Go Back N, ή Stop-and-Wait ARQ.

- Παράδοση PDUs σε-ακολουθία. Αυτή η λειτουργία διατηρεί τη σειρά των PDUs προς μεταφορά από το ανώτερο στρώμα στο RLC χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μεταφοράς στοιχείων βεβαιωμένης λήψης. Εάν αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται, παρέχεται η παράδοση εκτός-ακολουθίας.

- Ανίχνευση επανάληψης. Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει επαναλαμβανόμενα RLC PDUs στο δέκτη και εξασφαλίζει ότι το επακόλουθο PDU ανωτέρου στρώματος παραδίδεται μόνο μιά φορά στο ανώτερο στρώμα.

- Έλεγχος ροής. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε έναν RLC δέκτη να ελέγξει το ρυθμό με τον οποίο το ομότιμο RLC μπορεί να στείλει τα δεδομένα.

- Ανίχνευση και αποκατάσταση σφάλματος πρωτοκόλλου. Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει και ανακτεί από σφάλματα στη λειτουργία του RLC.

- Κρυπτογράφηση.

- Απόρριψη SDU.

- Συντήρηση QoS όπως αυτό καθορίζεται από τα ανώτερα στρώματα.

- Ανακοίνωση μη επανακτήσιμων σφαλμάτων.

Υπάρχει μια μόνο RLC σύνδεση ανά Radio Bearer.

### Ωφελιμη Πληροφορια (Payload)

Η φωνή καταρχήν κωδικοποιείται (digitized) σε δεδομένα φωνής με τη χρήση PCM (Pulse Code Modulation). Τα δεδομένα φωνής έπειτα τεμαχίζονται περιοδικά σε πακέτα. Το μήκος των πακέτων (frames) είναι συχνά 20ms. Τα δεδομένα φωνής έπειτα κωδικοποιούνται εύρωστα. Ένας κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής (codec) είναι μια μέθοδος συμπίεσης και διπλής αποσυμπίεσης. Δύο είναι οι αναγνωρισμένοι τύποι codecs: εκείνοι που βασίζονται σε δείγματα και εκείνοι που βασίζονται σε frames. Για αυτούς που βασίζονται σε δείγματα κάθε δείγμα φωνής κωδικοποιείται σε ένα σταθερό αριθμό ψηφίων (bits). Για τ αυτούς που βασίζονται σε frames, η κωδικοποιημένη ακολουθία δειγμάτων είναι σε ένα frame σταθερού μήκους. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι codecs για VoIP βασίζονται σε frames.

Και για τους δύο τύπους, τα δεδομένα φωνής που παράγονται σ’ένα δεδομένο χρόνο στέλνονται μαζί σε ένα πακέτο. Η καθυστέρηση που οφείλεται στη δημιουργία αυτού του πακέτου (packetization delay) πρέπει να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ της κατάληψης εύρους ζώνης και της καθυστέρησης. Όσο μικρότερη είναι τόσο γρηγορότερο φθάνουν τα δεδομένα στο δέκτη αλλά με περισσότερα overhead (γενικά έξοδα). Στην πραγματικότητα, το μέγεθος των πακέτων επηρεάζει όχι μόνο την πάγια καθυστέρηση που επιβάλλεται στα δεδομένα φωνής αλλά και τη διάρκεια της συμπίεση/αποσυμπίεσης. Στην πράξη, κάθε λειτουργία απαιτεί διάστημα σχεδόν μισού πακέτου. Η μετάδοση στο δίκτυο είναι απίθανο να είναι χαμηλότερα από 50 msec. Μελέτες έχουν δείξει ότι η καθυστέρηση από τον ομιλητή προς τον ακροατή (mouth-to-ear delay) πρέπει να κρατηθεί κάτω από 150 msec για να είναι “δυνατή” η συνομιλία. Ο προηγούμενος προϋπολογισμός καθυστέρησης επιβάλλει έναν ανώτερο όριο της τάξης των 30 msec.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης φωνής είναι η ανίχνευση σιωπής. Κατά την ανίχνευση της σιωπής σε μια συνομιλία, ο codec μπορεί να επιλέξει να μην διαβιβάσει τα πακέτα σιωπής. Αντ' αυτού, στη λήψη μπορεί να παιχτεί μια συνήθης σιωπή. Αυτή η λύση εξοικονομεί ακόμη περισσότερους πόρους τόσο στη μετάδοση όσο και στα δίκτυα, δεδομένου ότι η σιωπή αντιπροσωπεύει το μισό χρόνο μιας συνομιλίας λαμβάνοντας υπόψη ξεχωριστά κανάλια για τους δύο συμμετέχοντες. Ο αλγόριθμος για την ανίχνευση δραστηριότητας φωνής (VAD - Voice Activity Detection) αποτελεί χαρακτηριστικό ενός δεδομένου codec. Για να εξαλειφθούν φαινόμενα περικοπής (clipping effects) στο τέλος μιας συνομιλίας (talkspurt), μπορεί να προστεθεί στο τέλος σιωπή “άνεσης” (comfort silence). Επιπλέον, οι σύντομες φάσεις σιωπής διαβιβάζονται ως δεδομένα φωνής σε “fill-in” πακέτα. Στις φάσεις σιωπής, μερικοί codecs παράγουν σιωπή “άνεσης”.

Στα κινητά συστήματα 3ης γενιάς, επιλέγεται ο AMR codec για την υψηλή αναλογία ποιότητας προς επίδοση, που παρουσιάζει. Ο AMR αποτελείται από 8 codecs φωνής (4.75, 5.15, 5.90, 6.7, 7.4, 7.95, 10.2, 12.2 kbit/s). Ο codec φωνής είναι σε θέση κατ’εντολή να εναλλάζει το ρυθμό μετάδωσής του κάθε 20 msec φωνής. Επίσης τα δεδομένα φωνής σε κάθε codec είνα 12, 13, 15, 17, 19, 20, 26, 31 byte/frame. Σε αυτή τη διατριβή υποτίθεται ότι ο τύπος της RTP ωφέλιμης πληροφορίας έχει μια σταθερή τιμή που προσδιορίζει τη χρήση ενός AMR codec.

|  | bit-rate (/kbps) | Payload length (ms) | Payload length (byte) |
| --- | --- | --- | --- |
| GSM full duplex | 12,2 | 20 | 31 |
| AMR low rate | 4,75 | 20 | 12 |
| AMR middle rate | 7,4 | 20 | 19 |
| AMR high rate | 12,2 | 20 | 31 |

Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά codec φωνής

## Αναλυση Δομης Επικεφαλιδας

Προκειμένου να εξαλειφθεί ο πλεονασμός στην IP/UDP/RTP επικεφαλίδα, πρέπει να αναλυθεί ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζουν τα πεδία επικεφαλίδων. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα πεδία παραμένουν αμετάβλητα καθόλη την διάρκεια μιας παγιωμένης επικοινωνίας. Αυτά τα πεδία πρέπει να σταλούν μόνο μιά φορά, σε μια φάση έναρξης (initialization phase). Αλλα πεδία αλλάζουν σπάνια και επομένως πρέπει να διαβιβαστούν μόνο όταν αλλάζουν. Τα υπόλοιπα πεδίων αλλάζουν συχνότερα. Εδώ μπορεί να γίνει μια περαιτέρω διάκριση μεταξύ πεδίων με τακτικές αλλαγές και εκείνων με τυχαίες αλλαγές.

### Ταξινομηση Πεδιων Επικεφαλιδας

Η συμπίεση επικεφαλίδων οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πλεονασμός μεταξύ των τιμών στα πεδία επικεφαλίδων των πακέτων, και ειδικότερα μεταξύ διαδοχικών πακέτων. Τα περισσότερα από τα πεδία επικεφαλίδων μπορούν εύκολα να συμπιεστούν αφού δεν αλλάζουν ποτέ ή σπανίως. Μόνο 5 πεδία, με ένα συνδυασμένο μέγεθος περίπου 10 bytes, χρειάζονται περιπλοκότερους μηχανισμούς. Αυτά τα πεδία είναι:

| IPv4 Identification (16 bits) | IP-ID |
| --- | --- |
| UDP Checksum (16 bits) |  |
| RTP Marker (1 bit) | M bit |
| RTP Sequence Number (16 bits) | SN |
| RTP Timestamp (32 bits) | TS |

Πίνακας 2 Ταξινόμηση πεδίων επικεφαλίδας

Οι τιμές των πεδίων TS και IP-ID μπορούν να προβλεφθούν εύκολα από το SN, το οποίο αυξάνεταi κατά ένα για κάθε πακέτο που εκπέμπεται από το RTP. Το M-bit επίσης είναι συνήθως το ίδιο, αλλά περιστασιακά πρέπει να διαβιβάζεται ρητά. Το UDP Checksum δεν πρέπει να προβλέπεται και όταν επιτρέπεται πρέπει να στέλνεται όπως είναι.

Η διμερής συνομιλία (1-to-1) και η συνδιάσκεψη πολυεκπομπής (N-to-N) υποστηρίζονται από RTP. Το σενάριο πολυεκπομπής οδηγεί σε αυξημένο αριθμό μεταβαλλόμενων πεδίων, για κάθε εξοπλισμό χρήστη, δεδομένου ότι όλοι οι παράμετροι μπορούν να συντονιστούν ασύγχρονα με N-1 τρόπους. Απαιτεί επίσης αυξαμένη διαχείριση πλαισίου (context). Επιπλέον, το uplink και το downlink, για κάθε εξοπλισμό χρήστη, είναι πιό ασυμμετρικά επειδή το uplink είναι μια 1-to- (N-1) σύνδεση ενώ το downlink είναι μία (N-1)-to-1σύνδεση. Στην πολυ-διάσκεψη, διάφοροι χρήστες μπορεί να είναι ενεργοί. Εντούτοις, είναι δυνατό να υπάρξουν περισσότεροι από 15 συμμετέχοντες για μια διάσκεψη αλλά μόνο 15 μπορούν να αναμιχθούν μαζί συγχρόνως. Τα πεδία CC, SSRC, CSRC αρχικοποιούνται μόνο από τους αναμίκτες (mixers).

Πρόσθετα ασυμμετρικά πεδία για το uplink και το downlink είναι το TTL και Hop Limit για IPv4 και IPv6 αντίστοιχα, ο αριθμός έκδοσης IP και οι διευθύνσεις προέλευσης ή προορισμού. Δεδομένου ότι ο εξοπλισμός χρήστη δεν υποτίθεται ότι είναι ο κινητός σταθμός, το TTL και το Hop Limit πρέπει να διαβιβαστούν στο τελευταίο σκέλος της διαδρομής (last hop). Δεδομένου ότι τα IPv4 και IPv6 θα πρέπει να συνυπάρξουν, τουλάχιστον σε μια μεταβατική περίοδο, η χρήσιμοποιούμενη έκδοση IP είναι από τον εξοπλισμό χρήστη και όλοι οι δρομολογητές αναμένεται να υποστηρίξουν και τις δύο.

Στο uplink, το τερματικό πρέπει να εφαρμόσει την καταλληλότερη IP/UDP/RTP επικεφαλίδα για λόγους συμπίεσης. Το IP-ID πρέπει να είναι διαδοχικό και το UDP checksum απενεργοποιημένο. Στο downlink, το ζευγάρι συμπίεσης-αποσυμπίεσης επικεφαλίδας πρέπει να σεβαστεί την εφαρμογή πρωτοκόλλου. Σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας, τα πεδία δεν πρέπει να υλοποιηθούν ξανά από το συμπιεστή ή τον αποσυμπιεστή. Παραδείγματος χάριν, δεν επιτρέπεται να δωθεί καινούργια ταυτότητα στα IP πακέτα ακόμα και όταν η συμπίεση επικεφαλίδων περιορίζεται στο τελευταίο σκέλος της διαδρομής.

Από η συμπίεση επικεφαλίδων σχεδιάζεται για μια δεδομένη στοίβα πρωτοκόλλου, ο πλεονασμός μπορεί παντού στη στοίβα, π.χ. η ένδειξη μήκους είναι περιττή δεδομένου ότι κάθε επικεφαλίδα δείχνει το μήκος του encapsulated PDU. Προκειμένου να εξοικονομηθεί εύρος ζώνης, διαβιβάζεται μόνο η ένδειξη μήκους του στρώματος 2. Στην πραγματικότητα, η δομή του στρώματος εγκαταλείπεται για τη συμπίεση, σημαίνοντας ότι η συμπιεσμένη επικεφαλίδα δεν περιέχει ένα IP, UDP και RTP μέρος. Αυτό επιδρά αρνητικά στη διαφάνεια της επικεφαλίδας, αποτρέποντας τη λειτουργία σε κάθε επίπεδο της συμπιεσμένης διαδρομής, π.χ. για τη εφαρμογή μηχανισμών ασφάλειας στο στρώμα δικτύων (IPsec).

### Πλεονασμος Στην Ακολουθια

Τα RTP Timestamps και οι αριθμοί ακολουθίας (SN- sequence numbers) έχουν κάποια κοινή πληροφορία για την ακολουθία πακέτων. Πράγματι, εξετάζοντας μια συνεχή ακολουθία πακέτων με περιοδική εκπομπή, και τα δύο πεδία περιέχουν την ίδια πληροφορία επειδή αυξάνονται μόνο από το ένα πακέτο στο επόμενο. Κατά συνέπεια, παραμένουν ανάλογα. Εάν το δίκτυο αναταράξει την ακολουθία πακέτων, και τα δύο πεδία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να την αναδιοργάνωση. Στην πραγματικότητα, ο πλεονασμός υπάρχει μόνο όταν έχουμε: συνεχής ακολουθία και περιοδική εκπομπή.

Σε μια συνομιλία, απαιτούνται φάσεις σιωπής προκειμένου να ακούσουμε τον άλλο ομιλητή. Σε αυτές τις φάσεις σιωπής, δεν διαβιβάζεται κανένα πακέτο για να μην σπαταληθεί εύρος ζώνης. Κατά συνέπεια, οι εφαρμογές συνομιλίας δεν παράγουν συνεχή ροή δεδομένων: η τιμή του timestamp αυξάνεται αλματοδώς στο τέλος κάθε φάσης σιωπής ενώ ο αριθμός ακολουθίας αυξάνεται κατά ένα από το ένα πακέτο στο άλλο, ακόμη και σε μια φάση σιωπής. Δεδομένου ότι μερικά πακέτα μπορεί να χαθούν στο δίκτυο, τα πακέτα στο δέκτη δεν θα έχουν αύξοντα αριθμό ακολουθίας αλλά θα εμφανιστεί κάποια έλλειψη στην ακολουθία ανιχνεύσιμη μέσω της απώλειας κάποιων αριθμών ακολουθίας.

Το πεδίο αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι μόνο η συμπίεση επικεφαλίδων στη διεπαφή αέρα. Αυτή η μετάδοση είναι διαδοχική: καμία αναδιοργάνωση πακέτων δεν μπορεί να συμβεί μεταξύ συμπιεστή και αποσυμπιεστή.

Εξετάζοντας το downlink, η ακολουθία πακέτων μπορεί να διαταραχθεί στο δίκτυο κορμού. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναδιοργάνωση πρέπει να συμβεί πριν από τη συμπίεση. Σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου, τα πακέτα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν δεν φθάνουν εγκαίρως. Για να διατηρηθεί η αλληλεπίδραση στη συνομιλία, μια εφαρμογή δεν μπορεί να περιμένει ένα πακέτο. Ως συνέπεια του σειριακού χαρακτηριστικού της σύνδεσης αέρα, και ο συμπιεστής δεν μπορεί να περιμένει ένα πακέτο. Ένα πακέτο μπορεί να φθάσει πάρα πολύ αργά στην ακολουθία στοσυμπιεστή, όταν ακολουθήσει ένα μακρύτερο μονοπάτι στο δίκτυο κορμού. Δεδομένου ότι το εύρος ζώνης πρέπει να διατηρηθεί στη διεπαφή αέρα, τέτοια πακέτα δεν πρέπει να διαβιβάζονται.

Κατά τη συμπίεση RTP επικεφαλίδας σε VoIP, ο ενδεχόμενος πλεονασμός μεταξύ timestamp και αριθμού ακολουθίας πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο αριθμός ακολουθίας είναι εύρωστα υλοποιημένος έτσι ώστε οαποσυμπιεστής να μπορεί να λειτουργεί σε μια ακολουθία όπου λείπουν μέχρι πέντε αναμενόμενα πακέτα. Έτσι, το εύρος απώλειας πακέτων είναι περιορισμένο τόσο στο δίκτυο κορμού όσο και στη διεπαφή αέρα. Τα timestamps διαβιβάζονται σε μια επέκταση (extension) κάθε φορά που ο συμπιεστής ανιχνεύει ένα άλμα. Διαφορετικά, το timestamp συνάγεται από τον αποκωδικοποιημένο αριθμό ακολουθίας. Κατά την προσπάθεια αναδόμησης του αρχικού αριθμού ακολουθίας και του timestamp, ελέγχονται υποθετικά πεδία από το checksum της επικεφαλίδας. Η αποσυμπίεση επικυρώνεται όταν το checksum της επικεφαλίδας, το οποίο υπολογίστηκε από την αναδομημένη επικεφαλίδα, είναι ίσο με το διαβιβασθέν checksum.

Προβλήματα αντιμετωπίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν χάνεται ένα πακέτο με μια επέκταση για timestamp, το timestamp δεν μπορεί να συναχθεί από τον αριθμό ακολουθίας. Τότε απαιτείται μια ενημέρωση του timestamp πεδίου. Εντούτοις, ο αποσυμπιεστής δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει εάν έχει αλλάξει το timestamp ή ο αριθμός ακολουθίας ή ακόμα και ένα άλλο πεδίο της επικεφαλίδας.

- Όταν οι διαδοχικές απώλειες πακέτων κυμαίνονται έξω από τα πλαίσια ανοχής του αλγορίθμου, ο αριθμός ακολουθίας και συνεπώς το timestamp δεν μπορούν να υπολογιστούν. Τότε, ο αποσυμπιεστής χρειάζεται ολόκληρο τόσο τον αριθμό ακολουθίας όσο και το timestamp.

- Όταν ένα πεδίο επέκτασης διαταράσεται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ο αποσυμπιεστής δεν ανιχνεύει ότι το σφάλμα δεν είναι στον αριθμό ακολουθίας. Συνεπώς, η επικεφαλίδα δεν μπορεί να αποσυμπιεστεί κατάλληλα και απορρίπτεται. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται ενημέρωση της επέκτασης από τον αποσυμπιεστή. Εάν δεν γίνει, η επέκταση δεν θα επανασταλθεί και το checksum της επικεφαλίδας δεν θα ταιριάξει ποτέ.

Έτσι, σε κάθε περίπτωση απαιτείται μια ολόκληρη ενημέρωση για όλα τα μεταβαλλόμενα πεδία.

Περαιτέρω πλεονασμός μπορεί να τοποθετηθεί στην ακολουθία πακέτων εάν το IP-ID αυξάνεται διαδοχικά.

# Συμπιεση Επικεφαλιδας Για Τηn Ραδιοζεύξη

## Απαιτησεις Για Τους Αλγοριθμους Συμπιεσης Επικεφαλιδων

Ένα μοντέλο  συμπίεσης πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους κυκλοφορίας. Π.χ., οι UMTS κλάσεις κυκλοφορίας είναι συνομιλητικές, ροής, διαλογικές και υποβάθρου. Οι συνομιλητικές και οι κλάσεις ροής είναι κρίσιμες ως προς το χρόνο (time-critical) ενώοι διαλογικές και οι κλάσεις υποβάθρου είναι υπηρεσίες καλύτερης-προσπάθειας (best-effort services). Τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, ουσιαστικά IP, TCP, UDP και RTP πρέπει να υποστηριχθούν.

Η απόδοση ενός σχεδίου συμπίεσης επικεφαλίδων μπορεί να αξιολογηθεί από την άποψη της αναλογίας συμπίεσης και της ευρωστίας. Η αναλογία συμπίεσης υποδεικνύει τη μείωση του μεγέθους πακέτων που επιτυγχάνεται από τη συμπίεση επικεφαλίδων. Καθορίζεται από την αναλογία του μεγέθους του συμπιεσμένου πακέτου (compressed packet) προς το μεγέθος του ασυμπίεστου (uncompressed packet).

Ένα αποδοτικό μοντέλο  συμπίεσης πρέπει να ανέχεται απώλειες πακέτων και τα υπόλοιπα σφάλματα ψηφίων στο επίπεδο συνδέσεων. Όσο περισσότερα τέτοια σφάλματα προκαλούν πρόσθετες απώλειες πακέτων κατά τη διάρκεια της αποσυμπίεσης των επικεφαλίδων, τόσο χειρότερη είναι η απόδοση του σχεδίου. Οι πρόσθετες αυτές απώλειες πακέτων οδηγούν σε μια αύξηση του απαραίτητου εύρους ζώνης, για κίνηση μη-πραγματικού χρόνου, λόγω της αναμετάδοσης των χαμένων πακέτων. Για κίνηση πραγματικού χρόνου, η φωνή ή η τηλεοπτική ποιότητα και το QoS μπορεί να μειωθούν σημαντικά. Συγκεκριμένα, η συμπίεση επικεφαλίδων δεν πρέπει να συμβάλει σημαντικά στην προκύπτουσα καθυστέρηση πακέτων και στο delay jitter. Επιπλέον, το μοντέλο  συμπίεσης επικεφαλίδων δεν πρέπει να μεταδίδει τα λανθασμένα πακέτα μέσω του δικτύου. δηλ., πρέπει να μεριμνήσει για να αποτραπεί ανακριβείς αποσυμπίεση και διαβίβαση πακέτων.

## Μεθοδοι

Για να έχουμε ή ακόμα και να πλησιάσουμε την απόδοση φάσματος κυκλωμάτων φωνής, απαιτείται κάποια τεχνική προσαρμογής επικεφαλίδων. Ένας μετασχηματισμός εφαρμόζεται στην IP/UDP/RTP επικεφαλίδα για να μειωθεί το μέγεθός της πριν από τη μετάδοση στη διεπαφή αέρα, και ο αντίστροφος μετασχηματισμός εφαρμόζεται αφού διασχίσει τη διεπαφή αέρα, για να αποκατασταθούν το αρχικό μέγεθος και οι τιμές των πεδίων της επικεφαλίδας. Η μείωση του μεγέθους επικεφαλίδων επιδρά στη διαφάνεια και την ευρωστία στα σφάλματα.

### Συμπιεση/Αποσυμπιεση Εναντιον “Γδυσιματος”/Αναγεννησης

Δύο είναι οι επικρατέστερες τεχνικές προσαρμογής για την επίλυση του προβλήματος στο EDGE και το UMTS: η συμπίεση επικεφαλίδων και το γδύσιμο (stripping) επικεφαλίδων. Η λειτουργία που κάνει το μετασχηματισμό/αντίστροφο μετασχηματισμό αναφέρεται ως User Plane Adaptation (UPA) στο [3G.IP]. Η προσαρμογή μπορεί να κυμανθεί από καμία προσαρμογή, για προσαρμογή επικεφαλίδων, σε πλήρη προσαρμογή τόσο στην επικεφαλίδα όσο και στην ωφέλιμη πληροφορία. Εξαρτάται από τη γνώση που έχει το UPA για τη δομή των πακέτων.

#### Συμπιεση /Αποσυμπιεση Επικεφαλιδων

Οι επικεφαλίδες συμπιέζονται πριν από τη μετάδοση και αποσυμπιέζονται στο δέκτη. Για τις συμπιεσμένες επικεφαλίδες η ευρωστία σφάλματος είναι μια συμαντική προϋπόθεση δεδομένου ότι είναι πιό ευάλωτες σε σφάλματα απ’ότι οι ασυμπίεστες επικεφαλίδες. Κατά συνέπεια, οι επικεφαλίδες απαιτούν ισχυρότερη προστασία σφάλματος απ’ότι η ωφέλιμη πληροφορία.

Η συμπίεση επικεφαλίδων είναι μια παγκόμια, προσαρμοζόμενη μέθοδος για τη μειώση των επικεφαλίδων. Για να αφαιρεθεί ο πλεονασμός από τα πεδία επικεφαλίδων σε μια ροή πακέτων, πρέπει να μελετηθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Δομή της ολόκληρης επιβάρυνσης που εισάγεται από το επίπεδο εφαρμογής στο επίπεδο μεταφορών,

- Σχέσεις μεταξύ των διαδοχικών πακέτων,

- Ιδιότητες του υποκείμενου δικτύου, κ.λπ....

Κατόπιν, πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να απομακρυνθεί πλεονασμός μεταξύ συμπιεστή και αποσυμπιεστή.

Η δομή της συμπιεσμένης επικεφαλίδας κληρονομείται κυρίως από τα εξεταζόμενα πρωτόκολλα. Η δυσκολία στη συμπίεση επικεφαλίδων έγκυται στην αξιολόγηση του βαθμού πλεονασμού κάθε υπάρχον πεδίου πρωτοκόλλου. Αυτό εξαρτάται από τον τύπο της εφαρμογής (interactive voice, web surfing, .…), το σχέδιο υπηρεσιών (VoIP, WAP, ....) και το απαιτούμενο QoS. Σύμφωνα με αυτόν το βαθμό πλεονασμού, το πεδίο μπορεί να διαβιβαστεί μερικώς ή πλήρως μιά φορά, σπάνια, τακτικά, συστηματικά σε μια περίοδο επικοινωνίας, σε ένα ρεύμα, σε μια ροή πακέτων, κ.λπ.... Συνεπώς, κάθε περίπτωση χρήσης μιας στοίβας πρωτοκόλλου, απαιτεί ικανά σχέδια συμπίεσης επικεφαλίδων.

Η συμπίεση επικεφαλίδων γενικά είναι σε θέση να μειώσει το αναγκαίο εύρος ζώνης ανάλογα με τα πακέτα, την επικεφαλίδα τους, το μέγεθος τηε ωφέλιμης πληροφορίας και την ποιότητα της σύνδεσης. Ένας αποδοτικός αλγόριθμος συμπίεσης επικεφαλίδων παρουσιάζει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα:

- Εύρος ζώνης - εάν τα datagrams μπορούν να συμπιεστούν αποτελεσματικά, απαιτείται λιγότερο εύρος ζώνης ή με άλλα λόγια το εύρος ζώνης χρησιμοποιείται καλύτερα.

- Σφάλματα - λόγω της συμπίεσης τα datagrams έχουν μικρότερο μέγεθος και η πιθανότητα καταστροφής τους είναι μικρότερη επειδή η πιθανότητα ενός αλλαγμένου ψηφίου ανά πακέτο είναι μικρότερη, επίσης (όσον αφορά μια σύνδεση με σαφή ρυθμό σφάλματος).

Η ωφέλιμη πληροφορία θα μπορούσε να συμπιεστεί λίγο ή πολύ αποτελεσματικά με οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό, αλλά το εύρος ζώνης χάνεται εξαιτίας ανεπαρκής μετάδοσης λόγω των overhead του πρωτοκόλλου, που απαιτούνται για τη μεταφορά των δεδομένων στο σωστό δέκτη ή/και στη σωστή σειρά.

Οι, βασισμένες σε IP, UMTS επικεφαλίδες δεν σχεδιάστηκαν με σκοπό τη βέλτιστη ασύρματη ανταλλαγή πληροφοριών έτσι σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό η ωφέλιμη πληροφορία να είναι ακριβώς 50% των διαβιβασθέντων δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι η συμπίεση επικεφαλίδων μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική μειώνοντας τα δεδομένα σε περίπου 50%.

Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται το εννοιολογικό διάγραμμα της συμπίεσης επικεφαλίδων, με τη φωνή να χρησιμοποιείται ως παράδειγμα. Τα χαμηλότερα επίπεδα έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν interleaving και κωδικοποίηση καναλιών. Για λόγους απλότητας δεν εμφανίζεται η επίδραση που έχουν το interleaving και η κωδικοποίηση καναλιών στη ροή ψηφίων που διαβιβάζονται στη διεπαφή αέρα. Επίσης δεν εμφανίζεται η επίδραση της πιθανής πολυπλεξίας επιπέδων συνδέσεων με άλλα ρεύματα κυκλοφορίας. Υπάρχει ένα σημείο UPA βασισμένο στο MS και άλλο ένα βασισμένο στο δίκτυο. Το UPA σημείο που είναι βασισμένο στο MS ενεργεί ως συμπιεστής και αποσυμπιεστής επικεφαλίδων για το uplink και το downlink αντίστοιχα, ενώ το UPA σημείο που είναι βασισμένο στο δίκτυο ενεργεί ως αποσυμπιεστής και συμπιεστής επικεφαλίδων για το uplink και downlink αντίστοιχα.

Σχήμα 4: Εννοιολογικό διάγραμμα συμπίεσης επικεφαλίδων

#### Γδυσιμο/Αναγεννηση Επικεφαλιδων

Οι IP/UDP/RTP επικεφαλίδες “γδύνονται” πριν τη μετάδοση από τη διεπαφή αέρα και αναπαράγονται στο δέκτη. Ουσιαστικά διαβιβάζεται μόνο η ωφέλιμη πληροφορία, αλλά κάποιες πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με την επικεφαλίδα πρέπει να διαβιβαστούν για να επιτραπεί η αναγέννηση επικεφαλίδων. Αντίθετα με τη συμπίεση επικεφαλίδων, η πληροφορία σχετική με την επικεφαλίδα μπορεί να μην έχει την ίδια δομή με τα πεδία επικεφαλίδων. Καμία προστασία σφάλματος επικεφαλίδων δεν απαιτείται όταν “γδύνονται” οι επικεφαλίδες. Όταν η ωφέλιμη πληροφορία έχει σταθερό μήκος, το ζήτημα διοίκησης του εύρους ζώνης ουσιαστικά εξαλείφεται δεδομένου ότι η ωφέλιμη πληροφορία μπορεί να μεταδωθεί σε ένα κανάλι σταθερού ρυθμού μετάδοσης. Το κανάλι αυτό εξαλείφει επίσης τα QoS προβλήματα (delay και jitter). Όπως και πριν, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί διατερματική ασφάλεια. Ο βαθμός διαφάνειας επικεφαλίδων που επιτυγχάνεται είναι μεταβλητός και εξαρτάται από το ποσό της πληροφορίας, σχετική με την επικεφαλίδα, που θέλουμε να διαβιβάσουμε. Τουλάχιστον, το “γδύσιμο” επικεφαλίδων για φωνή θα πρέπει να επιτύχει διαφάνεια για τα IP/UDP/RTP πεδία που μένουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια της κλήσης για το RTP time stamp και την ακολουθία RTP.

Αντίθετα με τα σχέδια συμπίεσης επικεφαλίδων, τα σχέδια “γδυσίματος” επικεφαλίδων είναι πλήρως εξατομικεύσιμα. Οι εφαρμογές δεν υποβάλλονται άμεσα στη στοίβα πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή. Είναι επίσης δυνατόν να σχεδιαστεί η δομή συγκεκριμένων πεδίων και ο τρόπος κωδικοποίησής τους. Αυτά εξαρτώνται από το χρησιμοποιούμενο τύπο υπηρεσίας αλλά όχι από την υποστηριζόμενη στοίβα πρωτοκόλλου. Η δυσκολία έγκυται στην αξιολόγηση των αναγκών για πληροφορίες επικεφαλίδων που έχει κάθε υπηρεσία. Εντούτοις, αυτά τα πρωτόκολλα πρέπει να έχουν επαρκείς διεπαφές με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα: η διαβιβασθείσα πληροφορία πρέπει να είναι επαρκείς για να επιτραπεί η αναγέννηση ολόκληρης της επικεφαλίδας στο δέκτη.

Το Σχήμα 5 παρουσιάζεται το εννοιολογικό διάγραμμα “γδυσίματος” επικεφαλίδων. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα ίδια, όπως στην περίπτωση της συμπίεσης/αποσυμπίεσης επικεφαλίδων. Υπάρχει ένα σημείο UPA βασισμένο στο MS και άλλο ένα βασισμένο στο δίκτυο. Το UPA σημείο που είναι βασισμένο στο MS ενεργεί ως stripper και αναγεννητής επικεφαλίδων για το uplink και το downlink αντίστοιχα, ενώ το UPA σημείο που είναι βασισμένο στο δίκτυο ενεργεί ως αναγεννητής και stripper επικεφαλίδων για το uplink και downlink αντίστοιχα.

Σχήμα 5 “Γδύσιμο” επικεφαλίδων

#### Συγκριση Συμπιεσησ Και “Γδυσιματος” Επικεφαλιδων

Το “γδύσιμο” επικεφαλίδων απαιτεί νέα πρωτόκολλα ενώ η συμπίεση επικεφαλίδων χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα. Για το σχεδιασμό νέων πρωτοκόλλων απαιτείται συμφωνία μεταξύ των οργανισμών τυποποίησης για να υπάρξει συμβατότητα. Αυτή η διαφορά επηρεάζει τη διαφάνεια του σχεδίου. Στα σχέδια συμπίεσης επικεφαλίδων, οι διαδικασίες συμπίεσης-αποσυμπίεσης είναι διαφανείς για τη δομή των πεδίων επικεφαλίδων. Στο “γδύσιμο” επικεφαλίδων, ο βαθμός διαφάνειας εξαρτάται από την εφαρμογή: κάποια πεδία μπορεί να διαβιβαστούν χωρίς οποιαδήποτε προσαρμογή ενώ κάποια άλλα μπορεί να “γδυθούν” έτσι ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα.

Για εφαρμογές πολυμέσων πραγματικού χρόνου η διαφάνεια για όλα τα IP/UDP/RTP πεδία είναι ζωτικής σημασίας. Ο στόχος διαφάνειας οδηγεί στην επιλογή της συμπίεσης επικεφαλίδων ως προσαρμογή στο user plane. Η ωφέλιμη πληροφορία θα έχει κάποια προστασία σφάλματος και η συμπιεσμένη επικεφαλίδα θα έχει ακόμα ισχυρότερη προστασία.

Αφού η συμπίεση επικεφαλίδων σέβεται τη δομή της ασυμπίεστης επικεφαλίδας, το μήκος της συμπιεσμένης επικεφαλίδας ποικίλλει σύμφωνα με τον αριθμό των αλλαγών που εμφανίζονται στα πεδία επικεφαλίδων. Στο “γδύσιμο” επικεφαλίδων, η αναδιαμόρφωση της δομής επικεφαλίδων μπορεί να επιτύχει ελεγχόμενο ρυθμό μετάδοσης και επομένως, επαρκής διαχείριση εύρους ζώνης. Στη περίπτωση του VoIP, η βφέλιμη πληροφορία παραμένει σταθερή όταν χρησιμοποιείται codec που είναι βασισμένος σε πλαίσια (frame-based). Επομένως, ο έλεγχος του μήκους επικεφαλίδων αποτελεί ανοιχτό ερευνητικό θέμα.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της συμπίεσης επικεφαλίδων αφορά  τη διαφάνεια στην πληροφορια των επικεφαλίδων. Εντούτοις υπάρχει μια διατερματική ασυμβατότητα όσον αφορά την ασφάλεια (IPsec) και τη διαχείρηση του εύρους ζώνης, αφού οι συμπιεσμένες επικεφαλίδες έχουν μεταβλητό μήκος.

Το πλεονέκτημα της συμπίεσης επικεφαλίδων σε σύγκριση με το “γδύσιμο” επικεφαλίδων είναι η εξελιξιμότητα για διάφορους τύπους κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει υποστήριξη υπηρεσιών πολυμέσων με ελεύθερη σύνθεση ρευμάτων για το χρήστη και μια κάποια ελευθερία στο σχεδιασμό υπηρεσιών για τον προμηθευτή. Εάν η συμπίεση επικεφαλίδων συγκριθεί με τα γενικότερα σχέδια συμπίεσης, η βασική διαφορά είναι ότι η συμπίεση επικεφαλίδων δεν συμπιέζει κάθε πακέτο αυτό καθαυτό. Η συμπίεση επικεφαλίδων αφορά μια ολόκληρη ροή πακέτων.

Το IPsec είναι ένα σύστημα που παρέχει διάφορες υπηρεσίες ασφάλειας στο επίπεδο IP που είναι βασισμένες σε κρυπτογραφία, όπως ο έλεγχος πρόσβασης, connectionless ακεραιότητα, προσδιορισμός και εμπιστευτικότητα προέλευσης δεδομένων. Το πρωτόκολλο αυτό περιγράφεται στο [ SEC ]. Το IPsec λειτουργεί στις πύλες ασφάλειας (security gateways). Τα πακέτα IP που διασχίζουν τέτοια ενδιάμεσα συστήματα (δρομολογητές, firewalls, κ.λπ....) απορρίπτονται ή επιτρέπεται να παρακάμψουν το IPsec σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας. Για να επιλέχθει ο κατάλληλος κανόνας ασφάλειας, το IPsec πρέπει να προσδιορίσει τα πακέτα από την ενδιαφερόμενη ένωση ασφάλειας (Security Association). Οι ροές IP προσδιορίζονται είτε από τη διεύθυνση του IP προορισμού, ή από τη διεύθυνση της προέλευσης IP, ή από τα ονόματα (DNS, X.500), ή από το πρωτόκολλο του στρώματος μεταφορών, ή από τις θυρίδες προέλευσης και προορισμού. Η μείωση του μεγέθους επικεφαλίδων εφαρμόζεται στα επίπεδα πάνω από το IP, πριν από μια ενδεχόμενη κρυπτογράφηση. Αφού τα πακέτα με συμπιεσμένες ή stripped επικεφαλίδες δεν περιέχουν αυτά τα πεδία, οι IPsec's επιλογείς δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν. Πράγματι, τα IPsec tunnel τελειώνουν στον κόμβο όπου εκτελείται η συμπίεση επικεφαλίδων. Δεδομένου ότι ο συμπιεστής πρέπει να διαφοροποιήσει τις ροές πακέτων, αποτρέπει τη διατερματική εμπιστευτικότητα της ροής.

Και οι δύο μηχανισμοί χρειάζονται πρόσθετη σηματοδοσία για να αρχικοποιήσουν μια περίοδο υπηρεσίας ή για να μεταπηδήσουν από το ένα profile στο άλλο όταν υπομένουν συμφόρηση δικτύων, προσφέροντας συμπληρωματικές υπηρεσίες ή μειώνοντας το αναγκαίο εύρος ζώνης. Το RRC είναι αρμόδιο για αυτήν την σηματοδοσία. Δεδομένου ότι μπορεί να είναι σε χρήση διάφοροι μέθοδοι μείωσης του μεγέθους επικεφαλίδων, απαιτείται ένα SNDCP επίπεδο για να διαχειριστεί τις διαφορετικές εκδόσεις και να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία του RAN προς τα πρωτόκολλα υψηλότερου επιπέδου.

|  | Συμπίεση επικεφαλίδων | “Γδύσιμο” επικεφαλίδων |
| --- | --- | --- |
| Διαφάνεια | Πλήρης για όλα τα πεδία | Μεταβλητού βαθμού |
| Real-time multimedia bearer | Υποστηρίζεται | Δεν υποστηρίζεται |
| Διαχείρηση εύρους ζώνης | Μεταβλητού μήκους | Ελεγχόμενος ρυθμός μετάδοσης |
| Διατερματική ασφάλεια (IPSEC) | Ασυμβατότητα | Ασυμβατότητα |

Πίνακας 3 Σύγκριση συμπίεσης και “γδυσίματος” επικεφαλίδων

### Συγκριση Σχεδιων Συμπιεσης Επικεφαλιδων

Η αποδοτικότητα ενός σχεδίου συμπίεσης είναι το αναμενόμενο όφελος του εύρους ζώνης κατά τη συμπίεση επικεφαλίδων. Δεδομένου ότι όλα τα σχέδια συμπίεσης χρησιμοποιούν επικεφαλίδες μεταβλητού μήκους προκειμένου να εξοικονομηθεί εύρος ζώνης, η αποδοτικότητα μπορεί να προσεγγιστεί μόνο θεωρητικά. Πράγματι, οι διάφορες μορφές πακέτων χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την κατάσταση του context, η οποία αλλάζει όταν εμφανίζονται σφάλματα κατά τη διάρκεια της αποσυμπίεσης. Τα περισσότερα μοντέλα συμπίεσης στέλνουν ασυμπίεστες επικεφαλίδες για την αποκατάσταση του context. Μόνο το RFC-3095 κάνει χρήση συγκεκριμένων μορφών πακέτων.

Η ακεραιότητα ενός σχεδίου συμπίεσης είναι η ικανότητα να αναπαραγάγει κατάλληλα τις επικεφαλίδες. Πακέτα, τα οποία δεν αποσυμπιέζονται σωστά, πρέπει να απορρίπτονται. Αν και η ροή πακέτων έχει επηρεαστεί αρνητικά από τα πακέτα που έχουν απορριφθεί, το μοντέλο  συμπίεσης πρέπει να εγγυηθεί  για την ακεραιότητα των αναδημιουργημένων επικεφαλίδων.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της συμπίεσης αφορά τα πεδία που μεταβάλλονται σειριακά (sequentially), είναι ανμενόμενο ότι ένα σφάλμα στην αποσυμπίεση μπορεί να διαδοθεί στην ακολουθία έως ότου ανακτηθεί το context. Όταν εξετάζουμε ροές πακέτων μη πραγματικού χρόνου, η διάδοση σφαλμάτων μπορεί να μην βλάψει την ακεραιότητα της ροής πακέτων, αλλά θα εξασθενίσει την απόδοση φάσματος εξαιτίας των πολλών αναμεταδόσεων πακέτων. Όταν εξετάζουμε ροές πακέτων πραγματικού χρόνου, η διάδοση σφαλμάτων βλάπτει bursts στη ροή πακέτων, το οποίο μπορεί να εξασθενίσει το προκύπτων QoS. Η αποκατάσταση του context μπορεί να κοστίζει λιγότερο απ' ό,τι στη περίπτωση ροής μη πραγματικού χρόνου, όσον αφορά το εύρος ζώνης.

Η εισαγωγή ενός ζευγαριού συμπίεσης-αποσυμπίεσης εισάγει μια πρόσθετη καθυστέρηση στο δίκτυο. Ο χρόνος υπολογισμού πρέπει να είναι σύντομος για να μην αυξηθεί η καθυστέρηση στο δίκτυο. Επιπλέον, πρέπει να εισαχθεί λίγο jitter. Στην περίπτωση ροής πακέτων μη πραγματικού χρόνου, δεν δίνεται καμία εγγύηση για το παραγόμενο jitter. Στην πραγματικότητα, η αποσυμπίεση μπορεί να εισαγάγει jitter ενώ παράλληλα κάνει ARQ. Στην περίπτωση ροής πακέτων πραγματικού χρόνου, τα πακέτα δεν μπορούν να αποθηκευθούν ενώ αναμένεται αποκατάσταση του context. Επομένως, η καθυστέρηση προέρχεται μόνο από το RTT και πακέτα που αντιμετωπίζουν ένα άκυρο context αποσυμπίεσης απορρίπτονται.

Απώλειες μπορεί να συμβούν μόνο στα δεδονένα πραγματικού χρόνου, τα οποία δεν εγγυώνται από έναν μηχανισμό ARQ. Πρέπει να είναι δυνατό να κρατηθεί η απώλεια σε στενά πλαίσια ρυθμίζοντας το βαθμό συμπίεσης. Οι απώλειες δεν πρέπει να συμβαίνουν σε  bursts για να μην ζημιωθεί το QoS.

Μια σύνδεση χαρακτηρίζεται από τις επιρροές που ασκεί στη ροή ψηφίων (BER) και στη ροή πακέτων (FER, αναδιοργάνωση, καθυστέρηση). Κάθε μοντέλο  συμπίεσης διαμορφώνεται για μια σύνδεση. Το RFC-3095 πρέπει να λειτουργεί σε σύνδεση μη-αναδιοργάνωσης (non-reordering link), η οποία μπορεί να έχει υψηλά BER και FER. Εντούτοις, οι ιδιότητες της συμπίεσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιό ανεξάρτητες από τις ιδιοτήτες της σύνδεσης. Η μεγάλη ατέλεια του σχεδίου συμπίεσης CRTP στη διεπαφή αέρα, είναι η υψηλή εξάρτηση στο RTT, όταν λειτουργεί σε συνδέσεις με υψηλά BER.

|  | RFC-1144- VJ CTCP | RFC-2507 | RFC-2508 – CRTP | RFC-3095 – ROHC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αποδοτικότητα | Καλύτερη για υψηλά MTU | Απώλεια πόρων | Μεταβλητό overhead | Χαμηλό μέσο μέγεθος επικεφαλίδας |
| Ακειραιότητα | Πλήρης (εξαιτίας του ARQ) | Ρυθμιζόμενη (spectral cost) | 5 επιπλέον απώλειες | 1 επιπλέον απώλεια |
| Διάδοση σφαλμάτων | Υποχρεωτικό ARQ | Ρυθμιζόμενη ευασισθησία | Υψηλός βαθμός | Ρυθμιζόμενη ευρωστία |
| Καθυστέρηση | Καμία εγγύηση | Ρυθμιζόμενη (spectral cost) | Εξαρτόμενη στο RTT | Εξαρτόμενη στο RTT και στον τρόπο λειτουργίας |
| Μοντέλο απώλειας | Αποκατάσταση με ARQ | Ευαίσθητο σε bursty errors | Ευαίσθητο σε bursty errors | Προσαρμοζόμενο |
| Χαρακτηριστικά σύνδεσης | Αντισταθμιζόμενα από το ARQ | (Μη διαθέσιμες μελέτες) | Υψηλή εξάρτηση | Χαμηλή εξάρτηση |
| Υποστηριζόμενα Media | Μόνο best-effort | Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου | Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου | Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου |

Πίνακας 4 Σύγκριση των προτεινόμενων μοντέλων συμπίεσης

## Αξιολογηση Αποδοσης

Οι αποδόσεις των αλγορίθμων συμπίεσης επικεφαλίδων αξιολογούνται μέσω των προκυπτόντων μοντέλων απώλειας, της αποδοτικότητας στη μετάδοση και των δαπανών υλοποίησης. Η συχνότητα απώλειας και το burstiness πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συγκριθούν με τη συχνότητα αποκατάστασης σφάλματος και το burstiness.

Η προκύπτουσα αποδοτικότητα του αλγορίθμου πρέπει να συγκριθεί με αυτήν ενός ιδανικού αλγορίθμου μείωσης, εφαρμόζοντας τις ίδιες συνθήκες μετάδοσης. Για δεδομένα μη πραγματικού χρόνου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αναμεταδόσεις.

### Δυσκολιες

Στο φυσικό επίπεδο, η μετάδοση στη διεπαφή αέρα είναι διαταραγμένη λόγω του multipath fading. Το BER στο φυσικό επίπεδο αφορά τα ψηφία που κωδικοποιήθηκαν στο κανάλι. Το BER μέχρι το επίπεδο 2 πρέπει να επιφέρεται από το BER του εππιπέδου 1 μετά από demodulation, de-interleaving και channel decoding. Αυτά είναι αντίστροφοι μετασχηματισμοί που προσδιορίζονται από το RAB. Για να εξεταστεί η απόδοση του σχεδίου συμπίεσης, πρέπει να αξιολογηθεί το FER. Δεδομένου ότι τα discarding arguments είναι διαφορετικά για την επικεφαλίδα και την ωφέλιμη πληροφορία, το FER δεν είναι δυνατό να προκύψει απλά από το BER.

Στην έξοδο του καναλιού, πρέπει να εξεταστεί εάν τα λανθασμένα πακέτα (frames) περιέχουν σφάλματα στην ωφέλιμη πληροφορία και/ή στην επικεφαλίδα.

|  | Λανθασμένη επικεφαλίδα | Αποδεκτή επικεφαλίδα |
| --- | --- | --- |
| Λανθασμένη ωφέλιμη πληροφορία | Βαθμός προστασίας για την επικεφαλίδα. Τελικά καταστροφή του context. Βαθμός προστασίας για την ωφέλιμη πληροφορία. | Βαθμός προστασίας για την ωφέλιμη πληροφορία. |
| Αποδεκτή ωφέλιμη πληροφορία | Βαθμός προστασίας για την επικεφαλίδα. Τελικά καταστροφή του context. | Επιτυχής μετάδοση. |

Πίνακας 5 Επιπτώσεις σφαλμάτων στο μοντέλο συμπίεσης

Το μήκος της ωφέλιμης πληροφορίας επηρεάζει τον βαθμό του overhead. Εάν υποθέσουμε ότι το μήκος του overhead είναι σταθερό (IP/UDP/RTP) για κάθε ωφέλιμη πληροφορία, η πιθανότητα ότι η ωφέλιμη πληροφορία είναι μη-αποδεκτή εξαρτάται από το μήκος της ωφέλιμης πληροφορίας, για μια δεδομένη ανοχή προς σφάλματα ψηφίων.

Η αποδοχή της λανθασμένης ωφέλιμης πληροφορίας εξαρτάται από την προστασία που έχει η ωφέλιμη πληροφορία για τη μετάδοση (checksum, κωδικοποίηση καναλιών). Η απόδοση της συμπίεσης επικεφαλίδων είναι υψηλή όταν δεν απορρίπτονται πότε πακέτα με αποδεκτή ωφέλιμη πληροφορία. Για να αξιολογηθεί κατάλληλα η απόδοση της συμπίεσης επικεφαλίδων, πρέπει να καθοριστεί ακριβώς τα discarding arguments για την ωφέλιμη πληροφορία και για την επικεφαλίδα.

Τα σφάλματα πακέτων μπορούν να καθοριστούν μόνο όταν εξεταστούν χωριστά η ωφέλιμη πληροφορία και η επικεφαλίδα, σε κάθε πλαίσιο. Για να μεταφραστούν τα σφάλματα ψηφίων σε σφάλματα πακέτων, πρέπει να αντιστραφούν διάφορες διαδικασίες: κωδικοποίηση καναλιών στο επίπεδο 1 και διαμόρφωση στο επίπεδο 2. Σε κάθε επίπεδο, ένα checksum μπορεί να προστατέψει την ωφέλιμη πληροφορία, και όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο μπορεί να απορρίψει το πακέτο. Επιπλέον, σφάλματα στα ψηφία των overhead του πρωτοκόλλου του στρώματος 2 θα μπορούσαν να απορρίψουν το πακέτο.

Η συμπιεσμένη επικεφαλίδα αφορά από κοινού τα επίπεδα 3, 4 και 7. Επομένως πρέπει να μελετηθεί πόσο ευαίσθητη είναι μια συμπιεσμένη επικεφαλίδα συγκρινόμενη με μια ασυμπίεστη, έτσι ώστε να αναλυθεί το κέρδος που επιτυγχάνεται στην αποδοτικότητα του εύρους ζώνης με τη συμπίεση επικεφαλίδων.

### Μετρα Αποδοσης

Για να αξιολογηθεί η απόδοση μιας υπηρεσίας, πρέπει να εξεταστούν δύο πλευρές: η πλευρά του χρήστη των υπηρεσιών και η πλευρά του φορέα παροχής υπηρεσιών. Η ικανοποίηση του χρήστη εξαρτάται από την προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσίας (QoS). Από την άποψη της διαχείρισης δικτύων, η ποιότητα της υπηρεσίας δεν αφορά τον ίδιο τον πελάτη της υπηρεσίας αλλά τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην καλύτερη περίπτωση, η υπηρεσία εμφανίζεται σαν να μην έχει μεταδωθεί στο δίκτυο. Αυτό θα συνέβαινε όχι μόνο εάν όλοι πόροι του δικτύου διατηρήθηκαν για το χρήστη αλλά και εάν δεν υπήρξαν καμία καταστροφές κατά τη μετάδοση. Αυτό οδηγεί στη δεύτερη πλευρά: αυτή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Η ικανοποίηση είναι βέλτιστη όταν η υπηρεσία χρησιμοποιεί ελάχιστους πόρους του δικτύου. Αυτό περιλαμβάνει το εύρος ζώνης στη σύνδεση και δαπάνες επεξεργασίας στους κόμβους του δικτύου.

#### Ποιοτητα Υπηρεσιας (Quality of Service)

Εκτός από τη μέση απώλεια πακέτων πρέπει να αξιολογηθούν και τα μοντέλα απώλειας, που περιγράφουν το burstiness της απώλειας πακέτων ως αποτέλεσμα του συσχετισμού στους μηχανισμούς απώλειας. Έτσι, η ικανότητα αποκατάστασης αφορά την αντίσταση στις απομονωμένες και διαδοχικές απώλειες - και οι δύο πτυχές πρέπει να εξεταστούν. Κατά την εξέταση της αντίστασης στις διαδοχικές απώλειες, οι μηχανισμοί περιορισμού της διάδοσης σφαλμάτων είναι in-scope. Η προστασία μέσω του πλεονασμού πρέπει να ρυθμιστεί επαρκώς για να επιτευχθεί λογική αποδοτικότητα εύρους ζώνης: μια ενδιάμεση λύση πρέπει να βρεθεί μεταξύ του χαρακτηρισμού του context και των μηχανισμών επισκευής.

Όσον αφορά την απώλεια πακέτων, πρέπει να αναλυθεί η συμβολή των προϋπολογισμών καθυστέρησης όσον αφορά τη μέση καθυστέρηση και το jitter. Συμπληρωματική καθυστέρηση εισάγεται από τις διαδικασίες συμπίεσης και αποσυμπίεσης και πιό δραματικά, από τους μηχανισμούς επισκευής του context. Η πρώτη μπορεί να μειωθεί μόνο από μια αποδοτική υλοποίηση του αλγορίθμου. Η δεύτερη μπορεί να περιοριστεί από έναν επαρκή χαρακτηρισμό πλαισίου.

#### Χρησιμοποιηση Πορων

Η αποδοτικότητα του εύρους ζώνης μετριέται με το μέσο overhead και τη μέση απόκλισή του. Αυτό το χαρακτηριστικό εξαρτάται από τον εισαχθέντα πλεονασμό μεταξύ των επικεφαλίδων σε μια ακολουθία πακέτων. Αυτός ο πλεονασμός προέρχεται όχι μόνο από την υλοποιημένη διαδοχική κωδικοποίηση αλλά και από τους μηχανισμούς επισκευής και το προφίλ συμπίεσης. Επιπλέον, για τις εφαρμογές που δεν είναι κρίσιμες ως προς το χρόνο, η αποδοτικότητα του εύρους ζώνης εξαρτάται από τη συχνότητα αναμετάδοσης και την αποδοτικότητά της. Διάφοροι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την ισχύ της εισερχόμενης ακολουθίας πακέτων (ARQ, timeout, Sliding Window, κ.λπ....).

Είναι δύσκολο να αξιολογηθεί το όφελος εύρους ζώνης που επιτυγχάνεται από ένα σχέδιο συμπίεσης επικεφαλίδων. Εάν το σωζόμενο εύρος ζώνης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το κέρδος εύρους ζώνης παραμένει άχρηστο. Πράγματι, το όφελος εύρους ζώνης γίνεται ενδιαφέρον μόλις το σωζόμενο εύρος ζώνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω στατιστικής πολυπλεξίας διάφορων ροών πακέτων. Ο φόρτος εργασίας (workload) που επιτυγχάνεται από την πολυπλεξία ροών πακέτων μπορεί έπειτα να συγκριθεί με το workload που επιτυγχάνεται με τη μεταγωγή κυκλωμάτων. Ο βαθμός πολυπλεξίας επηρεάζει τις αποδόσεις και συγχρόνως, την πολυπλοκότητα του συστήματος.

Η βελτιστοποίηση του εύρους ζώνης εξαρτάται όχι μόνο την λόγο του overhead που επιτυγχάνεται από το σχέδιο συμπίεσης αλλά και από τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας που παράγεται από το μοντέλο  συμπίεσης επικεφαλίδων. Αυτά τα χαρακτηριστικά κυκλοφορίας δεν μπορούν να καθοριστούν κοινότοπα (trivially) δεδομένου ότι η συμπίεση επικεφαλίδων εφαρμόζει ένα σύνθετο μετασχηματισμό στην εισερχόμενη ροή πακέτων, η οποία μπορεί να μην έχει επίσης απλά χαρακτηριστικά κυκλοφορίας. Έτσι έπειτα πρέπει να γίνουν προσομοιώσεις για να αξιολογήθεί ο βαθμός πολυπλεξίας και το αντίστοιχο όφελος εύρους ζώνης.

### Προσδοκιες

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα μέτρα απόδοσης, η συμπίεση επικεφαλίδων πρέπει να ικανοποιήσει κάποιες προσδοκίες για να αντιμετωπίσει όλες εκείνες τις απαιτήσεις. Για το λόγι αυτό πρέπει να εξεταστούν τόσο ο φορέας παροχής υπηρεσιών όσο και ο χρήστης. Στην πλευρά του χρήστη, ο αντίκτυπος του προστιθέμενου πρωτοκόλλου πρέπει να επηρεάσει όσον το δυνατόν λιγότερο το QoS. Στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να αυξήσει τις απώλειες και την καθυστέρηση των πακέτων. Επιπλέον, πρέπει να είναι ανθεκτικό τόσο στην καθυστέρηση όσο και στην απώλεια: αυτό ονομάζεται ευρωστία του πρωτοκόλλου. Στην πλευρά του παροχέα, το προστιθέμενο πρωτόκολλο έχει ένθετες δαπάνες. Για να τις ελαχιστοποιήσει, πρέπει να είναι πλήρως προσαρμόσιμο στη διαμόρφωση του δικτύου. Οι ελάχιστες δαπάνες πρέπει έπειτα να αιτιολογηθούν από την αποδοτικότητα του πρωτοκόλλου από την άποψη της διαχείρισης των πόρων δικτύου.

#### Ευρωστια

Δεδομένου ότι η συμπίεση επικεφαλίδων γίνεται στην παρυφή του RAN, οι αλγόριθμοι πρέπει να είναι εύρωστοι στα σφάλματα ψηφίων και στις απώλειες πακέτων που εμφανίζονται στη διεπαφή αέρα, όταν απορρίπτονται πακέτα στο επίπεδο 2 ή στο δίκτυο κορμού (μόνο για downlink). Η ποιότητα της ασύρματης μετάδοσης εξαρτάται από το περιβάλλον, το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο MAC. Οι αναταραχές του δικτύου εξαρτώνται από το υποστηριζόμενο QoS στο δίκτυο κορμού και στο πρωτόκολλο RLC.

Προληπτική ευρωστία διασφαλίζει την ακολουθία πακέτων ενάντια σε αυτές τις φθορές κατά τη διάρκεια της φάσης συμπίεσης. Επομένως πρέπει να επιλεχτούν ικανά μοντέλα σύμφωνα με το περιβάλλον μετάδοσης. Eυφυής κωδικοποίηση πεδίων πρέπει να αντεπεξέλθει τα πακέτα που λείπουν. Τελικά, πρέπει να εισαχθεί πλεονασμός για να εξασφαλιστεί η ορθότητα των πακέτων. Εντούτοις, ο πλεονασμός αυτός είναι περιορισμένος προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή αποδοτικότητα συμπίεσης.

Κατόπιν, είναι πιθανό ότι απροσδόκητα υψηλές διαταραχές υπερβαίνουν τους προληπτικούς μηχανισμούς. Σε αυτή την περίπτωση, η ανίχνευση σφάλματος συμβαίνει κατά τη διάρκεια της αποσυμπίεσης όταν δεν είναι δυνατόν να επαληθευθεί η ορθότητα του πακέτου. Η ευρωστία πρωτοκόλλου προβλέπει μηχανισμούς επισκευής για την αποκατάσταση εσωτερικών σφαλμάτων χωρίς να διαταράσεται το υπόλοιπο δίκτυο. Η ικανότητα επισκευής στηρίζεται στην επικοινωνία μεταξύ των πλευρών συμπίεσης και αποσυμπίεσης και πρέπει να είναι γρήγορη και εξασφαλισμένη. Η καθυστέρηση στην μετάδοση γίνεται επομένως κρίσιμη.

#### Προσαρμοστικοτητα

Η συμπίεση επικεφαλίδων πρέπει να είναι ευέλικτη προς τις ενημερώσεις υψηλότερων επιπέδων πρωτοκόλλου και προς τα υποστρώματα της στοίβας. Κάποιοι βαθμοί προσαρμογής πρέπει να προβλεφθούν σε περίπτωση εξέλιξης σε υψηλότερο επίπεδο της στοίβας πρωτοκόλλου. Για να επιτραπεί η ασφάλεια των δεδομένων, η συμπίεση επικεφαλίδων πρέπει όχι μόνο να υποστηρίξει τις διάφορες στοίβες πρωτοκόλλου αλλά και να παραμείνει διαφανής για καθεμία. Επιπλέον, τα σχέδια συμπίεσης επικεφαλίδων πρέπει να είναι σχεδόν ανεξάρτητα από την υποκείμενη RAN εφαρμογή. Αυτό είναι κρίσιμο όταν εξετάζουμε την υποστήριξης κινητικότητας.

Δεδομένου ότι η συμπίεση επικεφαλίδων πρέπει να υποστηριχθεί και από τις δύο πλευρές στη διεπαφή αέρα, τα ζητήματα υποστήριξης κινητικότητας είναι η διαχείριση της μεταβίβασης (handover) και οι διαφορές μεταξύ κλήσεων από κινητό-προς-κινητό και κινητό-προς-σταθερό. Για να λυθεί το πρώτο πρόβλημα, το UPA πρέπει να επαρκώς τοποθετημένο στο RAN. Αφ'ενός, μια θέση στο ίδιο το BTS δημιουργεί δυσκολίες κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας μεταβίβασης ενώ μια θέση στο SGSΝ (Serving GPRS Support Node) είναι πιό ευέλικτη. Αφ’ετέρου, μια θέση στο SGSN μπορεί να αυξήσει δραματικά  τον αριθμό των ροών που μπορούν να  υποστηριχτούν.

Αυτές οι απαιτήσεις θα μπορούσαν να υποστηριχτούν από μια ενότητα διοίκησης στο RAN, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει μεταξύ διαφορετικών μοντέλων συμπίεσης επικεφαλίδων, να ενεργοποιήσει κρυπτογράφηση δεδομένων (π.χ. χρησιμοποιώντας IPsec) και να φροντίσει την υποστήριξη κινητικότητας. Η υποστήριξη συμπίεσης επικεφαλίδων απαιτεί πρόσθετες δαπάνες τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό. Πράγματι, απαιτείται μεγάλη αποθηκευτική χωρητικότητα καθώς επίσης και πόροι επεξεργαστών για να επανοικοδομηθούν οι συμπιεσμένες επικεφαλίδες.

#### Αποδοτικοτητα

Υπάρχει ένα διπλό ενδιαφέρον για την επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας του μοντέλου  συμπίεσης. Το πρώτο είναι η εξοικονόμηση εύρους ζώνης. Το δεύτερο είναι η μείωση του ποσοστού σφαλμάτων στα ψηφία επικεφαλίδων. Πράγματι, θεωρούμε ότι τα σφάλματα στα ψηφία είναι ανεξάρτητα και ισομερώς κατανεμημένα. Επομένως, τα γεγονότα αυτά συμβαίνουν σύμφωνα με τον κανόνα Bernoulli. Το BER είναι η πιθανότητα ενός ψηφίου να αντιμετωπίσει ένα σφάλμα. Δεδομένου ότι τα σφάλματα διανέμονται ισομερώς, το BER είναι το ίδιο για όλα τα δυαδικά ψηφία. Εάν υποθέσουμε οτι:

- το Ρ είναι η πιθανότητα να έχουμε τουλάχιστον ένα σφάλμα αλλά μόνο στο τμήμα της επικεφαλίδας,

- το h είναι το μήκος επικεφαλίδων μετρημένο σε ψηφία και p είναι το μήκος της ωφέλιμης πληροφορίας,

- το l είναι το μήκος των πακέτων.

τότε, έχουμε την εξίσωση:

Εάν το Ρ θεωρηθεί ως το άθροισμα των πιθανοτήτων να υπάρχουν k σφάλματα ψηφίων μεταξύ των h ψηφίων, με τα υπόλοιπα l-k ψηφία να μην αντιμετωπίζουν κανένα σφάλμα ψηφίων, με το k να ποικίλλει από 1 έως h, τότε έχουμε:

Εάν το P ερμηνευθεί ως η πιθανότητα να μην υπάρχει καμία επικεφαλίδα στην ωφέλιμη πληροφορία ενώ υπάρχουν k σφάλματα ψηφίων μεταξύ των ψηφίων της επικεφαλίδας, με το k να ποικίλλει από 1 στο h και δεδομένου ότι τα γεγονότα είναι ανεξάρτητα, έχουμε:

Εάν το P ερμηνευτεί ως η πιθανότητα να μην υπάρχουν σφάλματα στην ωφέλιμη πληροφορία ενώδεν υπάρχει οποιοδήποτε σφάλμα στην επικεφαλίδα, τότε:

Για BER<<1, το P μπορεί να προσεγγιστεί στο δεύτεροη βαθμό με:

Κατόπιν, η πιθανότητα να υπάρχουν σφάλματα μόνο στην επικεφαλίδα εξαρτάται ουσιαστικά από το μήκος της επικεφαλίδας. Εντούτοις, τα ψηφία μιας συμπιεσμένης επικεφαλίδας είναι πιό ευαίσθητα στα σφάλματα δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας πλεονασμός. Ομοίως, η πιθανότητα να υπάρχουν σφάλματα μόνο στην ωφέλιμη πληροφορία είναι ανάλογη προς το μήκος της ωφέλιμης πληροφορίας. Εν τούτοις τα ψηφία της ωφέλιμης πληροφορίας προστατεύονται από τον codec με αρκετό πλεονασμό και τέτοια σφάλματα είναι επομένως λιγότερο κρίσιμα.

## Ενσωματωση Της Συμπιεσης Επικεφαλιδων Στη Στοιβα Πρωτοκολλου

### Επισκόπηση

Το GPRS είναι μια νέα υπηρεσία που σχεδιάστηκε για ψηφιακές κυψελοειδείς επικοινωνίες όπως περιγράφεται στο [ GPRS ]. Χρησιμοποιεί την αρχή ασυρματικών πακέτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά πληροφοριών πακέτων δεδομένων πρωτοκόλλου του τελικού χρήστη (όπως η IP και X.25) από/προς GPRS τερματικά προς/από άλλο GPRS τερματικά και/ή εξωτερικά δίκτυα μεταγωγής πακέτων. To GPRS αποτελεί επέκταση του GSM. Στην πραγματικότητα, η προδιαγραφή του GPRS αποτελεί μέρος της σειράς προδιαγραφών GSM. Το GPRS χρησιμοποιεί μια τεχνική βασισμένη σε πακέτα (packet-mode) για να μεταφέρει με ένα αποδοτικό τρόπο δεδομένα υψηλής- και χαμηλής-ταχύτητας όπως και την σηματοδοσία, πάνω από τα GSM δίκτυα. Διατηρείται ακριβής χωρισμός μεταξύ του υποσυστήματος σταθμού βάσης και του υποσυστήματος δικτύου, επιτρέποντας στο υποσύστημα δικτύου να επαναχρησιμοποιηθεί με άλλες τεχνολογίες ασύρματης πρόσβασης.

Το GPRS εισάγει δύο νέους κόμβους δικτύου στο GSM PLMN:

- Τον Serving GPRS Support Node (SGSN), ο οποίος είναι στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο με το MSC και παρακολουθεί την θέσης  των μεμονωμένων MSs' και εκτελεί λειτουργίες ασφάλειας και τον έλεγχο πρόσβασης.

- Τον Gateway GSN (GGSN) που παρέχει αλληλεπίδραση με εξωτερικά δίκτυα μεταγωγής πακέτων, και συνδέεται με SGSNs μέσω ενός backbone GPRS δικτύου, βασισμένου σε IP. Η μεταφορά δεδομένων χρηστών γίνετα με ένα τρόπο διαφανές μεταξύ των MS και των εξωτερικών δικτύων δεδομένων με μια μέθοδο γνωστή ως encapsulation και tunneling: τα πακέτα δεδομένων είναι εξοπλισμένα με πληροφορίες πρωτοκόλλου συγκεκριμένες ως προς το GPRS και μεταφέρονται μεταξύ του MS και του GGSN. Αυτή η διαφανής μέθοδος μεταφοράς μειώνει την απαίτηση του GPRS PLMN να ερμηνεύσει εξωτερικά πρωτόκολλα δεδομένων και επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή πρόσθετων πρωτοκόλλων αλληλεπίδρασης.

Σχήμα 6: GPRS system architecture

Για να ενσωματωθούν οι υπηρεσίες πακέτων στα ασύρματα δίκτυα, εξετάζεται μία αρχιτεκτονική δικτύου αντίστοιχη του GPRS. Στο MS, τα πακέτα (στην περίπρωσή μας VoIP), διαχειρίζονται από ένα SNDCP επίπεδο πρίν διαχειριστούν από τα περιστατικά RAN του στρώματος συνδέσεων, δηλ. του LLC, RLC και MAC, και του φυσικού επιπέδου. Μετά τη μετάδοση στη διεπαφή αέρα, το BTS τοποθετεί τα ασύρματα πακέτα σε πακέτα RAN και έπειτα το BSC μεταδίδει τα πλαίσια στο SGSN, το οποίο και αποκαθιστά κάθε ροή πακέτων δεδομένων. Κατόπιν, οι ροές πακέτων δεδομένων διαβιβάζονται στο κατάλληλο GGSN, όπου και μετασχηματίζονται-κωδικοποιούνται (transcoded) πρίν διαβιβαστούν στο εστιαζόμενο δίκτυο κορμού (ISDN, IP-Δίκτυα, κ.λπ....). Ο μετασχηματιστής-κωδικοποιητής (transcoder) δεν τροποποιεί τις τιμές των δεδομένων.

Σχήμα 7: Στοίβα του πρωτοκόλλου GPRS

### Sub Network Dependent Convergence Πρωτοκολλο (SNDCP)

Όπως περιγράφηκε προηγουμένος, το UTRAN θα υποστηρίξει ένα συγκεκριμένο SNDCP για τα πακέτα που αποκαλείται Packet Data Convergence Protocol (PDCP), που περιγράφεται στο [ PDCP ]. Αυτό το υπο-επίπεδο παρέχει τις υπηρεσίες του στο MS ή στο Radio Network Controller (RNC) και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Radio Link Control (RLC) υπόστρωμα. Διάφορα πρωτόκολλα του στρώματος δικτύου πρέπει να υποστηριχθούν παρέχοντας διαφάνεια πρωτοκόλλου για τους χρήστες της υπηρεσίας. Επομένως, όλες οι λειτουργίες που αφορούν τη μεταφορά πακέτων από υψηλότερα στρώματα (PDCP-SDUs) πρέπει να πραγματοποιηθούν με έναν διαφανή τρόπο ενόσω βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα των καναλιών.

Ένα από καθήκοντα βελτιστοποίησης του PDCP είναι η συμπίεση επικεφαλίδων IP. Το PDCP υπόστρωμα έχει ένα SAP ανά ραδιο φορέα. Στο υπόστρωμα αυτό, είναι διαθέσιμες διάφορα instances. Κάθε instance μπορεί να υποστηρίξει κανέναν, ένα ή περισσότερους αλγόριθμους συμπίεσης επικεφαλίδων. Κάθε αλγόριθμος συμπίεσης επικεφαλίδων μπορεί να υποστηριχθεί από διάφορες περιπτώσεις. Οι τύποι των αλγορίθμων συμπίεσης και οι παράμετροί τους διαπραγματεύονται από το RRC και διαβιβάζονται στο PDCP μέσω ενός ελέγχου SAP. Δεδομένου ότι πρέπει να είναι διαθέσιμοι διάφοροι τύποι αλγόριθμων συμπίεσης επικεφαλίδων, πρέπει να προστεθεί ένα πεδίο PID στη PDU. Η προδιαγραφή προβλέπει την χρησιμοποίηση αλγορίθμων συμπίεσης επικεφαλίδων για το TCP/IP πακέτα, όπως προδιαγράφεται στο [ CUDP ]. Η συμπίεση ROHC, όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5.6, θα μπορούσε να είναι υποψήφα για IP/UDP/RTP πακέτα. Εντούτοις, η προδιαγραφή PDCP προβλέπει να διαφοροποιήσει τους τύπους πακέτων ενός μοντέλου συμπίεσης επικεφαλίδων. Μια τέτοια λύση επιφέρει πλεονασμό για το RFC-3095 δεδομένου ότι προβλέπει να διαφοροποιήσει τους τύπους πακέτων του, από μόνο του.

### Συμπιεση Επικεφαλιδων IP Πανω Απο Το Point to Point Πρωτοκολλο

Το πρωτόκολλο PPP παρέχει μια πρότυπη μέθοδο για τη μεταφορά δεδομένων πολυ-πρωτοκόλλων (multi-protocol) πάνω από point-to-point συνδέσεις. Το PPP αποτελείται από τρία βασικά συστατικά:

- Ενθυλάκωση (encapsulation) δεδομένων πολυ-πρωτοκόλλων,

- Ένα πρωτόκολλο ελέγχου συνδέσεων (LCP- Link Control Protocol) για την εδραίωση, δημιουργία και δοκιμή της data-link σύνδεσης, και

- Μια ομάδα πρωτοκόλλων ελέγχου δικτύων (NCPs- Network Control Protocols) για την εδραίωση και διαμόρφωση διαφόρων πρωτοκόλλων του στρώματος δικτύου.

Μόλις το PPP τελειώσει την εδραίωση της data-link σύνδεσης, το κατάλληλο πρωτόκολλο ελέγχου δικτύων (NCP) διαμορφώνει χωριστά κάθε πρωτόκολλο στρώματος δικτύου.

Προκειμένου να δημιουργηθεί η συμπίεση δεδομένων IP, που στέλνονται πάνω από μία PPP σύνδεση, κάθε απόλυξη της σύνδεσης πρέπει να συμφωνήσει σε ένα σύνολο παραμέτρων διαμόρφωσης για τη συμπίεση. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης των παραμέτρων της σύνδεσης για τα πρωτόκολλα του στρώματος δικτύου αντιμετωπίζεται στο ΡΡΡ από NCPs, σε αυτήν την περίπτωση το IPCP (πρωτόκολλο συμπίεσης IP- IP Compression Protocol) όπως περιγράφεται στο [ ΡΡΡ ]. Το πρωτόκολλο αυτό είναι σε θέση να υποδεικνύει πλήρης μορφές επικεφαλίδων με σαφής τιμές ενός μοντέλου συμπίεσης αλλά μόνο ένα μοντέλο συμπίεσης μπορεί να είναι ενεργοποιημένο στη σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή. Η προδιαγραφή της διαπραγμάτευσης παραμέτρων του στρώματος συνδέσεων και στρώματος δικτύου για το ΡΡΡ, δηλώνει ρητά ότι η προδιαγραφή μιας επιλογής διαμόρφωσης πρέπει να επιτρέπει πολλαπλά instances. Κατά συνέπεια, το επιλεγμένο μοντέλο συμπίεσης επικεφαλίδων πρέπει να επιτρέπει πολλαπλές στοίβες πρωτοκόλλων, όπως IP/TCP, IP/UDP/RTP, IP/SCTP και ακόμη και τις δύο εκδόσεις του IP, IPv4 και IPv6. Στην αρχικοποιημένη ΡΡΡ σύνδεση, μπορούν να σταλούν μόνο συμπιεσμένα πακέτα. Το πεδίιο πρωτοκόλλου του ΡΡΡ πακέτου υποδυκνύει την παραπομπή της μορφής της επικεφαλίδας για το ενργοποιημένα μοντέλα συμπίεσης.

Κατά συνέπεια, τα πακέτα είναι piped στο IP instance. Εξαιτίας της ένδειξης της μορφής της  επικεφαλίδας, το IP instance είναι σε θέση να εντοπίσει τον προσδιοριστή του context (context identifier) στη συμπιεσμένη επικεφαλίδα. Ο αποσυμπιεστής χρησιμοποιεί την πληροφορία του context για την αποσυμπίεση. Ο χώρος του context identifier προσδιορίζεται από το IP instance.

### Μελετη

Ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο το στρώμα συνδέσεων χειρίζεται τη συμπίεση υποκείμενων επικεφαλίδων, εγείρει διάφορα προβλήματα. Το στρώμα συνδέσεων πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει αρκετά στρώματα δικτύου που λειτουργούν πέρα του κανονικού ορίου. Για κάθε στρώμα δικτύου, μπορεί να είναι διαθέσιμη συμπίεση επικεφαλίδων. Όταν το στρώμα συνδέσεων προσεγγίζει ένα πακέτο με συμπιεσμένη επικεφαλίδα σε ένα ιδιαίτερο instance του στρώματος δικτύου, πρέπει να υποδειχθεί η συμπίεση ή όχι της επικεφαλίδας. Όταν χρησιμοποιείται η συμπίεση επικεφαλίδων, πρέπει να καθιερώνεται η σχέση με το context. Για τα περισσότερα μοντέλα συμπίεσης επικεφαλίδων, το στρώμα συνδέσεων αναμένεται να ξεχωρίσει τις ροές και αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προσεγγιστεί το σωστό context. Κατόπιν, το στρώμα συνδέσεων πρέπει να υποδείξει την “ταυτότητα” της ροής . Με αυτήν την ένδειξη, το instance του στρώματος δικτύου πρέπει να ανακαλύψει το αντίστοιχο context.

Στο επίπεδο του στρώματος δικτύου, η χρήση διάφορων μοντέλων συμπίεσης επικεφαλίδων εγείρει ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση του context pool. Εάν είναι διαθέσιμα διάφορα σχέδια συμπίεσης για το δεδομένο πρωτόκολλο δικτύου, πρέπει να συζητηθεί πώς μπορεί να μοιραστεί το context pool από τα διαφορετικά σχέδια συμπίεσης. Εάν προβλέπονται ξεχωριστοί χώροι για τα διάφορα σχέδια συμπίεσης, το στρώμα συνδέσεων πρέπει επίσης να υποδείξει το χρησημοποιούμενο μοντέλο συμπίεσης. Εάν όλα τα μοντέλα συμπίεσης μοιράζονται το ίδιο context pool, το context πρέπει να περιέχει ένα αναγνωριστικό του σχεδίου συμπίεσης, διαφορετικά, το στρώμα δικτύου μπορεί να μην είναι σε θέση να χειριστεί τη συμπιεσμένη επικεφαλίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαχείριση για τον καταλογισμό των context identifiers πρέπεινα είναι κοινή για όλα τα μοντέλα συμπίεσης. Αλλά η μορφή των context identifiers δεν είναι κοινή για όλα τα μοντέλα συμπίεσης. Επομένως, μόνο ένα μοντέλο συμπίεσης μπορεί να χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση.

### Συμπερασμα

Στο δίκτυο κορμού, είναι ήδη σε χρήση μοντέλα συμπίεσης επικεφαλίδων. Σχεδιάζονται μόνο για μερικές στοίβες πρωτοκόλλου, δηλ. TCP/IP, UDP/IP και IP/UDP/RTP. Όλες αυτές οι στοίβες πρωτοκόλλου μεταχειρίζονται από ξεχωριστά instances πολυπλέκοντας διάφορες ροές. Το [ CPPP ] παρέχει μια δυνατότητα πολυπλεξίας όταν εκτελεί συμπίεση επικεφαλίδων άνωθεν του ΡΡΡ. Στο επόμενο UTRAN, το PDCP θα παράσχει έναν τρόπο γαι την ενσωμάτωση των μοντέλων συμπίεσης επικεφαλίδων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διεπαφής αέρα. Αλλά κανένα από τα συνήθη σχέδια συμπίεσης επικεφαλίδων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον υψηλό ρυθμό σφαλμάτων ψηφίων στη διεπαφή αέρα. Επομένως, νέα μοντέλα όπως το RFC-2508 και το RFC-3095 πρέπει να σχεδιαστούν με σκοπό να εξασφαλίζουν ευρωστία στα σφάλματα ψηφίων.

# Προτεινομενη Λυση Απο RFC-2508 & RFC-3095

Στην παρούσα διδακτορική διατροβή οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι συμπίεσης επικεφαλίδων βασίζονται στο RFC-2507/2508 και RFC-3095.

## Εννοια του Context

Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας επικεφαλίδων μένει το ίδιο κατά τη διάρκεια της ζωής μιάς ροής πακέτων, τα περισσότερα πεδία μπορούν να καταχωρηθούν και στις άκρες της σύνδεσης και να μην διαβιβαστούν. Το context είναι η κατάσταση, που χρησιμοποιείται από τον συμπιεστή για να συμπιέσει μια επικεφαλίδα και από τον αποσυμπιεστή για να αποσυμπιέσει μια συμπιεσμένη επικεφαλίδα. Το context είναι ουσιαστικά η επικεφαλίδα του τελευταίου μεταδιδόμενου πακέτου, και περιλαμβάνει όλα τα στατικά πεδία της επικεφαλίδας συν μερικά πεδία που αλλάζουν λίγο πολύ συχνά. Το μοντέλο  συμπίεσης πρέπει να διατηρήσει ένα context για τη συμπίεση και την αποσυμπίεση μιάς ροής πακέτων. Το context πρέπει να διατηρηθεί ενημερωμένο στο συμπιεστή και στον αποσυμπιεστή: ουσιαστικά τα δεδομένα του context μοιράζονται. Διαβιβάζονται μόνο οι αλλαγές του context. Ασυνέπεια του context στο δέκτη προκαλεί την απόρριψη όλων των πακέτων που δεν ταιριάζουν μέχρι το επιτευχθεί αποκατάσταση του context.

## Μοντέλο Συμπίεσης Του RFC-2507/2508 & RFC-3095

Και τα δύο μοντέλα συμπίεσης ταξινομούν τα πεδία επικεφαλίδων σε:

- Πεδία που δεν αναμένεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης,

- Πεδία που περιέχουν μια τιμή που μπορεί να προκύψει από άλλες τιμές,

- Πεδία που πρέπει να συμπεριληφθούν “as-is” στις συμπιεσμένες επικεφαλίδες, επειδή συνήθως αλλάζουν απρόβλεπτα και

- Πεδία, που αλλάζουν με προβλέψιμο τρόπο.

Οι πρώτοι δύο τύποι δεν διαβιβάζονται καθόλου. Για τον τύπο τέσσερα, χρησιμοποιείται η δέλτα-κωδικοποίηση, με τις συμπιεσμένες επικεφαλίδες μεταφέρουν αυξήσεις όσον αφορά την τιμή από την προηγούμενη επικεφαλίδα. Ο αποσυμπιεστής διατηρεί ανά ροή ένα context, δηλ. την κατάσταση που αντιπροσωπεύει την παρούσα επικεφαλίδα και πώς αναμένεται να αλλάξει. Το συμπιεσμένο πακέτο φέρει έναν μικρό ακέραιο αριθμό, που ονομάζεται context identifier ή CID, που υποδυκνύει ποιο context πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ερμηνευθεί το πακέτο.

Ειδικά για κίνηση RTP μόνο ο αριθμός ακολουθίας (SN) και το timestamp αλλάζουν από πακέτο σε πακέτο. Εάν τα πακέτα δεν χάνονται ή διαταράσονται κατά την άνωθεν μετάδωση (upstream) από το συμπιεστή, ο αριθμός ακολουθίας αυξάνεται κατά ένα για κάθε πακέτο. Το μόνο που χρειάζεται να μεταδωθεί είναι το CID και ένας μικρός αριθμός ακολουθίας (που δεν σχετίζεται με τον RTP αριθμό ακολουθίας) για να διατηρηθεί ο συγχρονισμός και για να ανιχνευτούν απώλειες πακέτων μεταξύ του συμπιεστή και του αποσυμπιεστή.

Οι διαφορές που μεταφέρονται σε κάθε συμπιεσμένο πακέτο ενημερώνουν το context. Κατά συνέπεια, η απώλεια ενός πακέτου μπορεί να προκαλέσει απώλεια του context. δηλ., το context του αποσυμπιεστή είναι εκτός συνχρονισμού με αυτό του συμπιεστή δεδομένου ότι δεν ενημερώνεται σωστά.

Απώλεια του context εξαιτίας χαμένων ή αλλοιωμένων πακέτων οδηγεί σε απόρριψη διαδοχικών πακέτων έως ότου επανεγκαθιδρυθεί το context. Η στρατηγική συμπίεσης και των δύο σχεδίων προσανατολίζεται προς την επισκευή του context στην πλευρά του αποσυμπιεστή. Η επισκευή του context πραγματοποιείται από μηχανισμούς αποκατάστασης σφάλματος που εξετάζουν αλλοιωμένα και χαμένα πακέτα.

## Βασικά Χαρακτηριστικά του Αλγορίθμου Συμπίεσης RFC- 1144

Ο αλγόριθμος του Van Jacobson όπως περιγράφεται στο RFC- 1144 [ CTCP ]διατυπώνει συμπίεση συγκεκριμένα για TCP/IP δεδομένα και συμπιέζει μαζί τόσο IP όσο και TCP επικεφαλίδες σε 4 bytes. Στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές:

- Παρακολούθηση των ενεργών συνδέσεων στον πομπό και το δέκτη μέσω του CID,

- Αποστολή μόνο των μεταβαλλόμενων ψηφίων,

- Μετάδωση του checksum επικεφαλίδων μόνο για ασυμπίεστα δεδομένα,

- Υλοποίηση ενός αύξοντα μετρητή, για τα τακτικώς μεταβαλλόμενα ψηφία.

Στο δέκτη ο αποσυμπιεστής πρέπει να μεταπηδήσει ανάλογα με τον τύπο των εισερχόμενων πακέτων και να συνδέσει κάθε πακέτο με το context του. Όταν ανιχνεύονται σφάλματα στη μετάδοση, απαιτείται η αναμετάδοση των πακέτων για να διορθωθεί το context. Δύο είναι οι τύποι σφαλμάτων που πρέπει να διαχειριστούν: φθορά ανά-πακέτο και απώλεια συνχρονισμού ανά συνομιλία. Η αποκατάσταση σφάλματος συνίσταται στη μετάδωση ενός ασυμπίεστου πακέτου από τον πομπό στο δέκτη, έτσι ώστε να επανασυνχρονιστεί το context, που αντιμετωπίζεται τόσο από το συμπιεστή όσο και από τον αποσυμπιεστή.

## Βασικά Χαρακτηριστικά του Αλγορίθμου Συμπίεσης RFC- 2507

Ο συμπιεστής και ο αποσυμπιεστής του μοντέλου συμπίεσης επικεφαλίδων RFC-2507 μπορούν να περιγραφούν ως ένα state machine.

### Καταστάσεις Συμπιεστή

Μετά από την αρχικοποίηση ο συμπιεστής πρέπει να στείλει το πρώτο πακέτο ασυμπίεστο για να φθάσει στη φάση λειτουργίας έγκυρου context, που είναι η κατάσταση που “προτιμά” ο συμπιεστής.

Σχήμα 8: RFC-2507 μηχανή συμπιεστή (compressor state machine)

Αρχικοποίηση

Αυτή είναι η αρχική φάση λειτουργίας του συμπιεστή μετά την ενεργοποίησή του. Εδώ οι επικεφαλίδες μπορούν να σταλούν μόνο ασυμπίεστες και χρησιμοποιούνται από τον αποσυμπιεστή ως αναφορά για όλα τα ακόλουθα πακέτα. Αφού στείλει μια πλήρη επικεφαλίδα ο συμπιεστής προχωράει προς την φάση λειτουργίας έγκυρου context.

Έγκυρο context

Σε αυτή τη φάση λειτουργίας ο συμπιεστής μεταδίδει τις συμπιεσμένες επικεφαλίδες, με αποτέλεσμα να μεταδίδονται μόνο τα δυναμικά πεδία. Δεδομένου ότι σε αυτή τη φάση στέλνονται μόνο συμπιεσμένα πακέτα η συμπίεση είναι βέλτιστη και ως εκ τούτου ο συμπιεστής προσπαθεί να λειτουργεί πάντα σε αυτή την κατάσταση.

Περιοδική αναζωογόνηση επικεφαλίδας (Periodic header refresh)

Ο συμπιεστής κινείται περιοδικά προς αυτή την προαιρετική φάση λειτουργίας με τη χρησιμοποίηση ενός μετρητή πακέτων. Μετακινείται πίσω προς την φάση έγκυρου context με την μετάδωση ενός ασυμπίεστου πακέτου. Αυτή η φάση λειτουργίας μειώνει την αναλογία συμπίεσης αλλά βελτιώνει τη συμπεριφορά του αποσυμπιεστή, όταν εμφανίζονται σφάλματα κατά τη μετάδοση, με το να περιορίζει τον αριθμό χαμένων πακέτων.

Αιτήσεις επικεφαλίδων

Αυτό η φάση λειτουργίας είναι επίσης προαιρετική και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ενός καναλιού-οπισθοδρόμησης (back-channel). Ο συμπιεστής κινείται από την φάση έγκυρου context προς την φάση αιτήσεων επικεφαλίδων όταν λάβει αίτημα για επικεφαλίδες. Το context στο οποίο αναφέρεται ο συμπιεστής χαρακτηρίζεται ως άκυρο και αλλάζει σε έγκυρο όταν στάλθεί μια πλήρης επικεφαλίδα.

Αργή έναρξη

Ο μηχανισμός “αργής έναρξης” προσαρμόζει τον αλγορίθμο συμπίεσης στην ποιότητα της σύνδεσης. Ο συμπιεστής θα εισέλθει στην φάση λειτουργίας αργής έναρξης όταν το ποσοστό των ασυμπίεστων πακέτων που στέλνονται προς τις αιτήσεις επικεφαλίδων που λαμβάνονται υπερβεί μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτό σημαίνει ότι η αργή έναρξη ρυθμίζει τον αριθμό πλήρων επικεφαλίδων που στέλνονται ανάλογα με το ποσοστό σφάλματος. Ο συμπιεστής θα κινηθεί προς τα πίσω στην φάση λειτουργίας έγκυρου context όταν σταλθεί μια πλήρης επικεφαλίδα.

### Καταστάσεις Αποσυμπιεστή

Το state machine του αποσυμπιεστή αποτελείται από 3 φάσεις όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 9. Όπως και στον συμπιεστή, ο αποσυμπιεστής προσπαθεί να μείνει στη φάση λειτουργίας έγκυρου context όσο το δυνατόν περισσότερο.

Σχήμα 9: RFC-2507 μηχανή αποσυμπιεστή (decompressor state machine)

Αρχικοποίηση

Αρχικά ο αποσυμπιεστής μπορεί να επεξεργαστεί μόνο τα πλήρης επικεφαλίδες. Χωρίς context, δεν έχει καμία αναφορά ως προς το πού μπορούν να αναφερθούν τα συμπιεσμένα πακέτα. Μόλις λάβει μια πλήρης επικεφαλίδα ο αποσυμπιεστής καταχωρεί το context και κινείται στη φάση λειτουργίας έγκυρου context.

Έγκυρο context

Σε αυτή τη φάση λειτουργίας όσα πακέτα λαμβάνονται αποσυμπιέζονται ενώ ο αποσυμπιεστής μπορεί να επεξεργαστεί τόσο τις πλήρεις όσο και τις συμπιεσμένες επικεφαλίδες.

Αιτήσεις επικεφαλίδων

Σε περίπτωση όπου μία πλήρης επικεφαλίδα ζημιώνεται χάνεται μια αναφορά. Στη φάση αιτήσεων επικεφαλίδων απορρίπτονται όλες οι συμπιεσμένες επικεφαλίδες έως ότου παραληφθεί μια πλήρης επικεφαλίδα. Κατόπιν ο αποσυμπιεστής μεταβαίνει στη φάση λειτουργίας έγκυρου context.

## Βασικά Χαρακτηριστικά του Αλγορίθμου Συμπίεσης RFC- 2508

Το μοντέλο συμπίεσης επικεφαλίδων RFC- 2508 [6] (CRTP) συμπιέζει μια  IPv4/UDP/RTP επικεφαλίδα μεγέθους 40 bytes σε 2 bytes όταν δεν είναι παρόν το UDP checksum. Εάν το UDP checksum είναι παρόν, η ελάχιστη CRTP επικεφαλίδα είναι 4 bytes. Το CRTP δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ίδιο μηχανισμό επισκευής με το CTCP δεδομένου ότι η UDP/RTP στοίβα δεν αναμεταδίδει. Αντ' αυτού, το CRTP χρησιμοποιεί σαφής μηνύματα σηματοδοσίας από τον αποσυμπιεστή προς τον συμπιεστή για να δείξει ότι το context είναι εκτός συγχρονισμού. Τα μηνύματα αυτά ονομάζονται CONTEXT_STATE. Επομένως, ο roundtrip χρόνος θα περιορίσει την ταχύτητα αυτού του μηχανισμού επισκευής του context.

Για να αποφύγει να χάσει επικεφαλίδες λόγω του αποσυγχρονισμού του context, ένας CRTP αποσυμπιεστής μπορεί να προσπαθήσει να επισκευάσει τοπικά το context με τη χρησιμοποίηση ενός μηχανισμού γνωστού ώς Twice. Ο αλγόριθμος Twice είναι ένας τρόπος να επισκευαστεί γρήγορα το context χωρίς ο αποσυμπιεστής να περιμένει για ένα roundtrip διάστημα. Εάν ο CRTP μετρητής αυξήθηκε περισσότερο από ένα, τουλάχιστον ένα πακέτο χάθηκε στη σύνδεση. Ο αποσυμπιεστής προσπαθεί έπειτα να επισκευάσει το context εικάζοντας πώς τα χαμένα πακέτα θα το είχαν ενημερώσει. Η εικασία έπειτα ελέγχεται με την αποσυμπίεση του πακέτου και τον έλεγχο του UDP checksum. Ο αλγόριθμος Twice βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του CRTP. Εντούτοις, γίνεται υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθεί το UDP checksum επιφέροντας overheads.

Ένας soft state based αλγόριθμος συμπίεσης επικεφαλίδων για UDP/IP επαναχρησιμοποιεί το μοντέλο  συμπίεσης με CID (προσδιοριστής συμπίεσης), πεδίο παραγωγής (Generation field) και UDP checksum. Ο αλγόριθμος αυτός συνίσταται στην περιοδική αναζωογόνηση των παραμέτρων του συμπιεστή και του αποσυμπιεστή, όπως περιγράφεται στο [ CUDP ]. Επιπλέον, βελτιώνεται η ευρωστία στις απώλειες αφού αποφεύγεται η επαυξητική κωδικοποίηση, έτσι ώστε μόνο η απώλεια μιας πλήρους επικεφαλίδας μπορεί να οδηγήσει σε ασυνέπεια των παραμέτρων των states. Για να μην υπερφορτωθεί η σύνδεση με πακέτα ανανέωσης, στέλνονται πλήρεις επικεφαλίδες σύμφωνα με έναν μηχανισμό αργής-έναρξης.

## Βασικά Χαρακτηριστικά του Αλγορίθμου Συμπίεσης RFC-3095

To RFC-3095 [2] (ROHC) είναι ένα πλαίσιο για τη συμπίεση επικεφαλίδων. Το βασικό πλαίσιο συμπληρώνεται με ένα σύνολο μοντέλων συμπίεσης: αυτό επιτρέπει στο βασικό πλαίσιο να προσαρμόζεται στις ιδιότητες ροών πακέτων καθώς επίσης και στις ιδιότητες διαφορετικών συνδέσεων. Για να προσδιορίσει ένα προφίλ, πρέπει να εξεταστούν διάφορα χαρακτηριστικά του υποστρώματος συνδέσεων, της εισερχόμενης ροής πακέτων και του καναλιού μετάδοσης.

Το στρώμα συνδέσεων υποτίθεται ότι θα δώσει την ένδειξη μήκους όπως και στα άλλα μοντέλα συμπίεσης. Επιπλέον υποτίθεται ότι θα επισημάνει τον τύπο του υψηλότερου στρώματος πρωτοκόλλου, στην περίπτωση μας ROHC. Αλλά δεν αναμένεται να διακρίνει τους διαφορετικούς τύπους πακέτων που χρησιμοποιούνται από το ROHC. Εάν το στρώμα συνδέσεων υποστηρίζει multi-streaming, πρέπει να δοθεί στο RFC-3095 ο αριθμός ροών ανά κανάλι έτσι ώστε να διαμορφώσει το προφίλ. Στην αρχή της επικοινωνίας, το στρώμα συνδέσεων πρέπει να μεταδώσει στο RFC-3095 την στοίβα του υψηλότερου στρώματος πρωτοκόλλου, τον τύπο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά του καναλιού.

Η ιδιομορφία του RFC-3095 είναι η προστασία των συμπιεσμένων δεδομένων της  επικεφαλίδας με ένα checksum. Κατόπιν, χρησιμοποιούνται αποδοτικοί μέθοδοι συμπίεσης με σκοπό να κωδικοποιήσουν τις διαδοχικές αλλαγές. Κάποιοι μέθοδοι για την προστασία του context κληρονομούνται από το [ CUDP ].

Η συμπίεση επικεφαλίδων σύμφωνα με RFC-3095 μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια αλληλεπίδραση μεταξύ δύο state machines, μια για τον συμπιεστή και μια για τον αποσυμπιεστή, κάθε μια αρχικοποιημένες μιά φορά ανά context. Ο συμπιεστής και ο αποσυμπιεστής έχουν από τρία states ο καθένας. Και οι δύο μηχανές αρχίζουν από τη φάση λειτουργίας χαμηλότερης συμπίεσης και βαθμιαία μεταβαίνουν σε υψηλότερες καταστάσεις. Οι μεταβάσεις δεν χρειάζεται να είναι συγχρονισμένες μεταξύ των δύο μηχανών.

### Καταστάσεις Συμπιεστή

Στη συμπίεση RFC-3095, οι τρείς καταστάσεις του συμπιεστή είναι η Initialisation and Refresh (IR- έναρξη και αναζωογόνηση), First Order (FO), και Second Order (SO). Ο συμπιεστής λειτουργεί πάντα στην υψηλότερη δυνατή φάση συμπίεσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο συμπιεστής είναι σίγουρος ότι ο αποσυμπιεστής έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την αποσυμπίεση μιας επικεφαλίδας που συμπιέζεται σύμφωνα με εκείνη την κατάσταση.

Σχήμα 10: RFC-3095 καταστάσεις συμπιεστή

Initialisation and Refresh (IR)

Ο σκοπός του IR state είναι να αρχικοποιήσει στον αποσυμπιεστή τα στατικά μέρη του context ή να ανακτήσει μετά από αποτυχία αποσυμπίεσης.

First Order (FO)

Ο σκοπός του FO state είναι η αποτελεσματική διαβίβαση ανωμαλιών στη ροή πακέτων. Ο συμπιεστής μπαίνει σε αυτό το state από το IR και από το SO state, όποτε οι επικεφαλίδες της ροής πακέτων δεν εναρμονίζονται στο προηγούμενο πρότυπό τους. Ο συμπιεστής μένει σε αυτό το state έως ότου βεβαιωθεί ότι ο αποσυμπιεστής έχει αποκτήσει όλες τις παραμέτρους του νέου προτύπου.

Second Order (SO)

Σε αυτό το state η συμπίεση είναι βέλτιστη. Ο συμπιεστής μπαίνει στο SO state όταν η επικεφαλίδα που πρόκειται να συμπιεστεί είναι απολύτως προβλέψιμη, λαμβάνοντας υπόψη το SN (RTP Sequence Number) και όταν είναι βέβαιος ότι ο αποσυμπιεστής έχει αποκτήσει όλες τις πληροφορίες των άλλων πεδίων που εξάγονται από το SN.

Ο συμπιεστής αφήνει αυτό το state και επιστρέφει στο FO state όταν η επικεφαλίδα δεν εναρμονίζεται πλέον στο ομοιόμορφο πρότυπο και δεν μπορεί πλέον να συμπιεστεί ανεξάρτητα βασιζόμενη στην πληροφορία προηγούμενων context.

### Καταστάσεις Αποσυμπιεστή

Σχήμα 11: RFC-3095 καταστάσεις αποσυμπιεστή

Ο αποσυμπιεστής βρίσκεται στο No Context state όσο δεν έχει αποσυμπιέσει επιτυχώς κανένα πακέτο. Μόλις αποσυμπιεστεί σωστά ένα πακέτο μπορεί να διέλθει στο Full Context state, και μόνο όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες αποτυχίες θα διέλθει σε χαμηλότερα states.

### Τρόποι Συμπίεσης Κατά RFC-3095

Το μοντέλο συμπίεσης RFC-3095 έχει τρεις τρόπους λειτουργίας:

- Unidirectional (U-Mode),

- Bidirectional Optimistic (O-Mode) και

- Bidirectional Reliable (R-Mode).

Στον U-Mode, οι μεταβάσεις στον συμπιεστή προς states χαμηλώτερης συμπίεσης εκτελούνται μόνο για περιοδική αναζωογόνηση του context και όταν εμφανίζονται ανωμαλίες στα πρότυπα αλλαγής των πεδίων της επικεφαλίδας της συμπιεσμένης ροής πακέτων.

Στον O-Mode γίνεται χρήση ενός καναλιού ανατροφοδότησης. Αρνητικές αναγνωρίσεις (NACKs), δηλ. αιτήσεις για context, καθιστούν περιττή την περιοδική αναζωογόνηση που χρειάζεται στον U-Mode. Κατά τη λήψη ενός πακέτου NACK ο συμπιεστής επιστρέφει στο FO state και στέλνει συμπληρωματικά πακέτα (updates) στον αποσυμπιεστή. Ομοίως, η λήψη ενός STATIC-NACK πακέτου αναγκάζει τον συμπιεστή να επιστρέψει στο IR state. Ο O-Mode στοχεύει στην βελτιστοποίηση της αναλογίας συμπίεσης και στην αραιή χρήση του καναλιού ανατροφοδότησης. Μειώνει τον αριθμό κατεστραμένων επικεφαλίδων που παραδίδονται στα ανώτερα στρώματα λόγω residual σφαλμάτων ή ακύρωσης του context. Η πιθανότητα της ακύρωσης του context είναι υψηλότερη απ'ό,τι για τον R-Mode, ειδικά όταν εμφανίζονται εκρήξεις μακροχρόνιων απωλειών/σφαλμάτων.

Ο R-Mode διαφέρει από πολλές απόψεις από τους δύο άλλους τρόπους. Ο σημαντικότερος είναι η εντατικότερη χρήση του καναλιού ανατροφοδότησης και η ακριβέστερη λογική τόσο στον συμπιεστή όσο και στον αποσυμπιεστή. Αυτό αποτρέπει την απώλεια συγχρονισμού του context μεταξύ του συμπιεστή και του αποσυμπιεστή. Σε αυτό τον τρόπο, στέλνεται ανατροφοδότηση για να αναγνωρίσει όλες τις αναπροσαρμογές του context.

Οι μεταβάσεις στον R-Mode προς states χαμηλώτερης συμπίεσης πυροδοτούνται από την ανάγκη για αναπροσαρμογές ή από τις αρνητικές αναγνωρίσεις (NACK). Ο R-Mode στοχεύει στην μεγιστοποίηση της ευρωστίας ενάντια στην απώλεια και φθορά πακέτων. δηλ., η πιθανότητα της ακύρωσης του context ελαχιστοποιείται ακόμη και αν υπάρχουν εκρήξεις απωλειών/σφαλμάτων στις επικεφαλίδες.

## Αποκατάσταση Σφάλματος

Οι μηχανισμοί αποκατάστασης σφάλματος αποτελούν ουσιαστικό μέρος καλά σχεδιασμένων μοντέλων συμπίεσης. Κατ' αρχάς, θα δείξουμε ότι τέτοιοι μηχανισμοί είναι απολύτως απαραίτητοι. Καθορίζουμε το ποσοστό απώλειας πακέτων (packet loss rate PLR) ως το ποσοστό των αλλοιωμένων πακέτων εξαιτίας σφαλμάτων ψηφίων στη διεπαφή αέρα συν το ποσοστό πακέτων που απορρίπτονται στον αποσυμπιεστή λόγω απώλειας του context.  Εάν κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης έχουμε απώλεια του context, ο αποσυμπιεστής πρέπει να απορρίψει όλα τα επόμενα πακέτα, δηλ. το PLR είναι από δω και στο εξής 100% και δεν διαβιβάζονται άλλα πακέτα. Διαφορετικοί μηχανισμοί αποκατάστασης σφάλματος έχουν αναπτυχθεί, με σκοπό να ανακτήσουμε από αυτή την κατάσταση.

Σχήμα 12:  Φωνή – εξομοιωμένες και υπολογισμένες γραφικές παραστάσεις

Η εξομοιωμένη γραφική παράσταση  “No Error Recovery” δείχνει ότι το ποσοστό σφάλματος αυξάνεται γρήγορα για ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό σφάλματος ψηφίων. Αυτό οφείλεται στην απώλεια του context που προκαλεί με τη σειρά του διαδοχικές απώλειες πακέτων. Η 2η γραφική παράσταση “IP packets” δείχνει το ποσοστό απώλειας ασυμπίεστων IP πακέτων (που είναι φυσικά σε αυτήν την περίπτωση πολύ καλύτερο από τη συμπίεση χωρίς οποιαδήποτε αποκατάσταση σφάλματος).

Αυτή η γραφική δείχνει ότι οι αλγόριθμοι αποκατάστασης σφάλματος δύναται να βελτιώσουν την μετάδοση συμπιεσμένων πακέτων. Αυτό είναι ουσιαστικό για τη φάση καθιέρωσης του context όπου η απώλεια ενός πακέτου μπορεί να αποτρέψει την οργάνωση της συμπιεσμένης ροής πακέτων.

### Αποκατάσταση Σφάλματος Κατα RFC- 2508

Ο μηχανισμός Twice που προτείνεται για τις συμπιεσμένες TCP επικεφαλίδες στα [1], [2] και επίσης για το RFC-2508 στο [6] μπορεί συχνά να επισκευάσει το context και να αποφύγει απώλειες του context. Η υπόθεση πίσω από το μηχανισμό Twice είναι ότι η αύξηση των δέλτα κωδικοποιημένων τιμών για ένα χαμένο RFC- 2507/2508 πακέτο είναι συχνά η ίδια με αυτήν του επόμενου πακέτου. Επομένως η προσπάθεια να επισκευαστεί το context με την εφαρμογή του Twice δύο ή περισσότερες φορές είναι συχνά επιτυχής.

Το Periodic Header Refresh (περιοδική αναζωογόνηση επικεφαλίδας) [1], ειδικά για unidirectional συνδέσεις, μεταδίδει περιοδικά πλήρεις επικεφαλίδες αντί συμπιεσμένων προκειμένου να επιτραπεί στον αποσυμπιεστή να επανεγκαθιδρύσει το context σε περίπτωση απώλειάς του. Ο μηχανισμός Slow Start είναι μια τροποποίηση της περιοδικής αναζωογόνησης επικεφαλίδας με αυτόματη προσαρμογή του ρυθμού αναζωογόνησης.

Ο μηχανισμός Header Request (αιτήσεις επικεφαλίδων) [1] μπαίνει σε λειτουργία σε περίπτωση απώλειας του context, κατόπιν αιτήσεως από τον αποσυμπιεστή, και μεταδίδει μια πλήρης επικεφαλίδα. Για αυτόν το λόγο απαιτείται ένα κανάλι ανατροφοδότησης.

### Αποκατάσταση Σφάλματος Κατα RFC-3095

Το βασικό στοιχείο της συμπίεσης επικεφαλίδων κατά RFC-3095 είναι ότι οι συμπιεσμένες επικεφαλίδες φέρουν ένα CRC που υπολογίζεται με βάση την επικεφαλίδα πριν από τη συμπίεση. Αυτό παρέχει έναν αξιόπιστο τρόπο να ανιχνευθεί εάν η αποσυμπίεση και η επισκευή του context ήταν επιτυχής. Επιπλέον, τα συμπιεσμένα δέλτα πεδία αναφέρονται στο τελευταίο “έγκυρο” context, αποφεύγοντας κατά συνέπεια στις περισσότερες περιπτώσεις την απώλεια του context μετά την αλλοίωση ή απώλεια ενός ή περισσοτέρων πακέτων στη διεπαφή αέρα.

Η αποκατάσταση σφάλματος συνδέεται έντονα με τα states του συμπιεστή και αποσυμπιεστή όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

## Αντίκτυπος Των Χαρακτηριστικών Του Χαμηλώτερου Στρώματος Στην Αποδοτικότητα/ Ευρωστία Της Συμπίεσης

Είναι προφανές ότι τα χαρακτηριστικά του χαμηλότερου στρώματος επιδρούν στον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων συμπίεσης, και ως εκ τούτου επιδρούν στην αποδοτικότητα και την ευρωστία της συμπίεσης.

Στις ακόλουθες παραγράφους θα επεξηγήσουμε τη λειτουργία των συμπιεστών βασισμένη στις διαφορετικές λειτουργίες του RLC.

### Διόρθωση Σφάλματος

Η διόρθωση σφάλματος είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία του RLC δεδομένου ότι αλλάζει εντελώς την απόδοση και αποδοτικότητα του συμπιεστή/αποσυμπιεστή. Είναι προφανές ότι όταν τα χαμηλότερα στρώματα αναπτύσουν τέτοιους μηχανισμούς τότε η πιθανότητα ενός πακέτου να ληφθεί λαθεμένα είναι σχεδόν ελάχιστη και εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά/τιμές του BER της “σύνδεσης” μεταξύ του PDCP και των ανώτερων στρωμάτων, δεδομένου ότι residual σφάλματα ψηφίων μπορούν πάντα να εμφανιστούν πριν από τη συμπίεση.

Ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των λαθεμένων πακέτων που λαμβάνονται σημαίνει ότι, στην περίπτωση του RFC-2508 και εάν οι αλγόριθμοι αποκατάστασης σφάλματος είναι ενεργοποιημένοι, ελαχιστοποιείται ο αριθμός αιτήσεων επικεφαλίδων με συνέπεια την καλύτερη χρησιμοποίηση του καναλιού. Στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένος ο αλγόριθμος Twice ο υπολογιστικός χρόνος περιορίζεται στο ελάχιστο, δεδομένου ότι πρέπει να αναδημιουργήσουμε μόνο το πακέτο, με συνέπεια τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος.

Στην περίπτωση του μοντέλου συμπίεσης RFC-3095 τα πλεονεκτήματα που αποκομίζονται όταν τα χαμηλότερα στρώματα υποστηρίζουν αυτήν την λειτουργία εξαρτώνται από τον τρόπο λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν βρισκόμαστε στους Unidirectional και Bidirectional – Optimistic τρόπους, μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό αναμεταδόσεων των IR και IR-DYN πακέτων ακολουθώντας τον Optimistic Approach μηχανισμό, με συνέπεια αυξημένη αποδοτικότητα συμπίεσης. Επιπλέον μπορούμε να αυξήσουμε τους backward state transition μετρητές, αφού η ανάγκη για ενημέρωση του context δεν είναι τόσο υψηλή. Στην περίπτωση των δύο αμφίδρομων τρόπων ένα πρόσθετο πλεονέκτημα που αποκομίζεται όταν το χαμηλότερο στρώμα παρέχει προστασία/ανίχνευση/αποκατάσταση σφάλματος είναι ότι μειώνεται ο αριθμός των πακέτων ανατροφοδότησης που στέλνονται, με συνέπεια τα ίδια οφέλη όπως και στην περίπωση του RFC- 2508.

### Έλεγχος Ροής

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε ένα RLC δέκτη να ελέγχει το ρυθμό με τον οποίο ο ομοιόβαθμος RLC πομπός μπορεί να στείλει πληροφορίες, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα απώλειας πακέτων πριν από την αποσυμπίεση, λόγω υπερχείλισης του packet-queue. Αυτό έχει επιπτώσεις στην αποδοτικότητα της συμπίεσης, αφού ελαχιστοποιείται η πιθανότητα απώλειας ενός πακέτου ενημέρωσης του context, και έτσι η ανάγκη για αναμετάδοση διατηρείται στο ελάχιστο απαιτούμενο μόνο για να εξασφαλιστεί η σωστή αποσυμπίεση των πακέτων.

# Αλγόριθμος Συμπίεσης Επικεφαλίδων RFC-2508

## Ζητήματα Υλοποίησης

Για την υλοποίηση αυτής της συμπίεσης επικεφαλίδων χρησιμοποιήθηκε ως βάση το RFC-2508 έγγραφο.

Γενικά οι επικεφαλίδες δεν είναι 100% ίδιες, οι τιμές πεδίων όπως του checksum αλλάζουν συχνά. Για να επιτευχθεί υψηλότερη πιθανότητα ίδιων επικεφαλίδων, ο συμπιεστής δεν συγκρίνει απλώς επικεφαλίδα ανά επικεφαλίδα, συγκρίνει πεδίο ανά πεδίο. Εάν δεν συγκρίνονται πεδία που αλλάζουν συχνά, η πιθανότητα να βρεθεί στο context table μια επικεφαλίδα που ταιρίαζει είναι μεγαλύτερη. Αυτό όμως σημαίνει ότι κάθε πεδίο που δεν συγκρίθηκε πρέπει να σταλεί επίσης με τα συμπιεσμένα πακέτα. Στην πραγματικότητα αυτός ο συμβιβασμός επιτρέπει στον συμπιεστή να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.

Για να βελτιώσει το συμπιεστή ακόμη περισσότερο, το RFC-2508 διαιρεί τα πεδία επικεφαλίδων όχι μόνο σε στατικά και δυναμικά πεδία, αλλά χρησιμοποιεί 4 τύπους πεδίων:

| Τύπος πεδίου | Εξήγηση |
| --- | --- |
| Nochange | Το πεδίο αυτό αναμένεται να μείνει σταθερό. Το πεδίο αυτό πρέπει να είναι ίσο με το πεδίο στο context table. Σταθερά πεδία είναι παραδείγματος χάριν η διεύθυνση προέλευσης και προορισμού. Στην περίπτωση μιας IPv6 επικεφαλίδας ήδη 32 από τα 40 bytes, σώζονται με τη συμπίεση των διευθύνσεων. |
| Delta (Δέλτα) | Εάν η τιμή ενός πεδίου αλλάζει αλλά μόνο κατά έναν μικρό αριθμό, θα μπορούσε να στείλει μόνο η διαφορά (που καταχωρείται σε έναν μικρότερο αριθμό bytes) αντί ολόκληρης της τιμής. Αυτό χρησιμοποιείται μέσα στο ID πεδίο μιας επικεφαλίδας IPv4 - αντί της μετάδωσης του ως 2 bytes, μπορεί να σταλεί επίσης ως διαφορά 1- byte. |
| Random (Τυχαία) | H τιμή των τυχαίων πεδίων είναι απρόβλεπτη και έτσι τα πεδία αυτά διαβιβάζονται στις συμπιεσμένες επικεφαλίδες. Παραδείγματος χάριν το Checksum είναι τυχαίο πεδίο. |
| Inferred (προκύψοντα) | Τα προκύψοντα πεδία δεν θα μεταδωθούν επειδή μπορούν να προκύψουν από άλλα πεδία. Ένα inferred πεδίο για παράδειγμα είναι το πεδίο μήκους στην UDP επικεφαλίδα, το οποίο μπορεί να υπολογιστεί, από τα πεδία μήκους και ωφέλιμης πληροφορίας της IP επικεφαλίδας. |

Το μοντέλο  συμπίεσης εξαρτάται επίσης και από τα πρότυπα. Ενώ η συμπίεση TCP και RTP υποστηρίζει δέλτα πεδία, η συμπίεση UDP δεν χρησιμοποιεί καθόλου κανένα δέλτα πεδίο.

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι πακέτων:

Πακέτα πλήρους επικεφαλίδας (Full header) που διαβιβάζονται όπως είναι. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή ο συμπιεστής δεν έχει επαρκής πόρους για να συμπιέσει το πακέτο.

Ασυμπίεστα (Uncompressed) πακέτα που ονομάζονται επίσης πακέτα αναφοράς ή ενημερώσεις του context. Είναι πακέτα που περιέχουν πληροφορία για τον αποσυμπιεστή με τη μορφή μιας επικεφαλίδας που μπορεί να συμπιεστεί. Αυτή η επικεφαλίδα θα είναι το σημείο αναφοράς για όλα τα ακόλουθα πακέτα, που θα συμπιεστούν με αυτήν την επικεφαλίδα. Επομένως ένα αντίγραφο της επικεφαλίδας θα καταχωρηθεί στο context table.

Συμπιεσμένα (compressed) πακέτα που δεν έχουν σχεδόν κανέναν πλεονασμό. Στα πακέτα αυτά αφαιρέθηκε οτιδήποτε που δεν αλλάζει μέσα στη ροή πακέτων. Η αποσυμπίεση αυτού του πακέτου σε ένα πλήρες πακέτο μπορεί να γίνει μόνο με το σωστό context από το context table του αποσυμπιεστή.

Εάν ο συμπιεστής λαμβάνει ένα πακέτο προς συμπίεση, αρχικά εξετάζει το πακέτο. Όταν το πρωτόκολλο είναι γνωστό στο συμπιεστή ελέγχει εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε εναλλακτικές δυνατότητες ή εάν είναι μια τεμαχισμένη επικεφαλίδα.

- Εάν ναι, στέλνεται ως ένα πακέτο πλήρους επικεφαλίδας.

- Εάν όχι, εξάγει τα στατικά πεδία από την επικεφαλίδα (IP+UDP+RTP/ TCP) και τα συγκρίνει με κάθε context του context table. Εάν βρεθεί ένα ίδιο context, το πακέτο μπορεί να σταλθεί ως συμπιεσμένο πακέτο.

Επομένως τα στατικά πεδία θα αφαιρεθούν από την επικεφαλίδα, όλα τα μη-στατικά πεδία παραμένουν, τα δέλτα-πεδία (εάν είναι διαθέσιμα) υπολογίζονται και προστίθονται κάποιες πληροφορίες όπως το προσδιοριστικό context (CID) ή ο τύπος συμπίεσης. Έπειτα μπορεί να σταλεί ως συμπιεσμένο πακέτο.

Εάν δεν βρεθεί κανένα ίδιο context στον πίνακα, θα γίνει μια νέα είσοδος. Εάν δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στο context table, θα επαναγραφτεί μια παλαιά καταχώρηση με τη νέα, θα προστεθεί στο ασυμπίεστο πακέτο το CID και ο τύπος πρωτοκόλλου και έπειτα μπορεί να σταλεί. Χρησιμοποιούνται διαφορετικές στρατηγικές για την επιλογή της παλαιάς καταχώρησης που πρέπει να επαναγραφτεί (Π.χ. το πιό μακροχρόνια αχρησιμοποίητο context, το context μιας ροής πακέτων με το χαμηλότερο ρυθμό μετάδωσης). Στην συγκεκριμένη υλοποίηση, για λόγους απλότητας, χρησιμοποιείται η στρατηγική του πιό μακροχρόνιου αχρησιμοποίητου context.

State machine του συμπιεστή:

Σχήμα 13: State machine του συμπιεστή

Εάν ο αποσυμπιεστής λαμβάνει ένα πακέτο, αρχικά εξετάζει τον τύπο πρωτοκόλλου:

- Εάν είναι πακέτο πλήρους επικεφαλίδας, ο αποσυμπιεστής δεν έχει τίποτα να κάνει, θα το διαβιβάσει στα ανώτερα στρώματα όπως είναι.

- Εάν είναι ένα ασυμπίεστο πακέτο, ενημερώνει την επικεφαλίδα στο context table στη θέση που δίνεται από το CID που φέρεται στην επικεφαλίδα του ασυμπίεστου πακέτου.

- Εάν είναι ένα συμπιεσμένο πακέτο, ο αποσυμπιεστής αφαιρεί το CID από την επικεφαλίδα του πακέτου και προσθέτει όλα τα στατικά πεδία από το σχετικό context που βρίσκεται στο context table. Στην περίπτωση δέλτα-πεδίων ο αποσυμπιεστής υπολογίζει εκ νέου την απόλυτη τιμή και την γράφει στην επικεφαλίδα ενημερώνοντας παράλληλα και το context table.

State machine του αποσυμπιεστή:

Σχήμα 14: State machine του αποσυμπιεστή

## Περιγραφη Επικεφαλίδων

Σχήμα 15: Περιγραφή πεδίων

### Η IP Επικεφαλίδα (Version 4)

Σχήμα 16: Επικεφαλίδα IPv4

Περιγραφή:

| Version (Έκδοση): | Τύπος πρωτοκόλλου (εδώ έχει την τιμή 4). |
| --- | --- |
| IHL: | Μήκος επικεφαλίδων Διαδικτύου. |
| Type of Service (Τύπος υπηρεσίας): | Περιγράφει την ποιότητα της υπηρεσίας (προτεραιότητα κ.λπ....). |
| Total Length (Συνολικό μήκος): | Το μέγεθος του πακέτου. |
| Identification (Προσδιορισμός): | Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου IP πακέτου . |
| Flags: | Flags για τεμαχισμό. |
| Fragment Offset: | Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη θέση στην αρχική ωφέλιμη πληροφορία. |
| Time to Live: | Δείχνει σε πόσες συνδέσεις μπορεί να ταξιδεψει πρίν απορριφθεί. |
| Protocol: | Δείχνει το πρωτόκολλο που περιλαμβάνεται στην IP ωφέλιμη πληροφορία. |
| Header Checksum: | Εκτελεί έλεγχο ακεραιότητας στην IP επικεφαλίδα. |
| Source Address (Διεύθυνση προέλευσης): | Η IP διεύθυνση του αποστολέα. |
| Destination address (Διεύθυνση προορισμού): | Η IP διεύθυνση του παραλήπτη. |

Συνήθως κατά τη διάρκεια μιας ροής πακέτων αλλάζουν μόνο το ID και το checksum.

Υπάρχουν επίσης προαιρετικά πεδία: Options και Padding. Οι επικεφαλίδες συμπιέζονται μόνο εάν δεν υπάρχουν αυτά τα 2 πεδία.

Παρατήρηση:

Όπως περιγράφεται στο RFC-2507, ο τύπος του ID πεδίου είναι δέλτα σε περίπτωση που ακολουθεί TCP επικεφαλίδα, διαφορετικά ο τύπος είναι τυχαίος.

### Η IP Επικεφαλίδα (Version 6)

Σχήμα 17: Επικεφαλίδα IPv6

Περιγραφή:

| Version (Έκδοση): | Τύπος πρωτοκόλλου (εδώ έχει την τιμή 6). |
| --- | --- |
| Traffic Class (Κλάση κυκλοφορίας): | Ποιότητα της υπηρεσίας, προτεραιότητα. |
| Flow Label (Ετικέτα ροής): | Πεδίο για ειδικό χειρισμό. |
| Payload Length (Μήκος ωφέλιμης πληροφορίας): | Μέγεθος του πακέτου. |
| Next Header (Επόμενη επικεφαλίδα): | Δείχνει το πρωτόκολλο που περιλαμβάνεται στην IP ωφέλιμη πληροφορία. |
| Hop Limit: | Δείχνει σε πόσες συνδέσεις μπορεί να ταξιδεψει πρίν απορριφθεί. |
| Source Address (Διεύθυνση προέλευσης): | Η IP διεύθυνση του αποστολέα. |
| Destination address (Διεύθυνση προορισμού): | Η IP διεύθυνση του παραλήπτη. |

Συνήθως κατά τη διάρκεια μιας ροής πακέτων αλλάζει μόνο το πεδίο του μήκους ωφέλιμης πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η IPv6 επικεφαλίδα συμπιέζεται στο μέγεθος του προσδιοριστικού context. Η συμπίεση επικεφαλίδων επέκτασης IPv6 δεν υποστηρίζεται και ως εκ τούτου θα μεταδωθούν ασυμπίεστες.

### Η UDP Επικεφαλίδα

Σχήμα 18: Επικεφαλίδα UDP

Περιγραφή:

| Source Port | Από πόυ είναι το datagram. |
| --- | --- |
| Destination Port | Προς τα που στέλνεται. |
| Length | Μήκος του πακέτου. |
| Checksum | Για τον έλεγχο ακεραιότητας |

Γενικά κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας 2 συσκευών αλλάζουν μόνο το μήκος και το checksum. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα συμπιεσμένο πακέτο παραμένει μόνο το checksum.

Το UDP χρησιμοποιείται για non-acknowledged ροές πακέτων, οι οποίες εξαρτώνται από το χρόνο, όπως η φωνή και το video. Επομένως ένα RTP πακέτο είναι συχνά τοποθετημένο στην UDP επικεφαλίδα.

### Η TCP Επικεφαλίδα

Σχήμα 19: Επικεφαλίδα TCP

Κάποια μέρη των flags είναι τυχαία τα υπόλοιπα πεδία είναι προκύπτουν.

Ανάλογα με το πόσο μεγάλες είναι οι τιμές διαφοράς χρησιμοποιείται λιγότερος ή περισσοτερος χώρος για αυτές τις τιμές. Αυτό οδηγεί σε ένα μεταβλητό μήκος από 17 έως 24 bytes. Το TCP χρησιμοποιείται για την αναγνωρισμένη ανταλλαγή δεδομένων, π.χ. Web browsing.

## Εξέταση Πακέτων

Στο RFC- 2508, το στρώμα συνδέσεων είναι αρμόδιο για το χειρισμό του checksum. Εάν ένα πακέτο περιέχει σφάλματα ψηφίων απορρίπτεται από το στρώμα συνδέσεων και δεν φθάνει στο PDCP επίπεδο. Η μόνη περίπτωση που εκτελούμε έλεγχο του checksum είναι στο TCP checksum, για τον αλγόριθμο Twice. Έτσι οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξέταση πακέτων (εκτός από το TCP checksum) έγινε πρόσθετα απ’ότι περιγράφεται στα πρότυπα, και αυτό για τη στατιστική αξιολόγηση και για την έρευνα πιθανών πλεονεκτημάτων από την διάθεση πρόσθετων checksums.

Σε μερικές περιπτώσεις οι αλγόριθμοι αποκατάστασης σφάλματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης κατεστραμένα πακέτα με σκοπό να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους. Παραδείγματος χάριν εάν ληφθεί ένα πακέτο αναφοράς με κατεστραμένη ωφέλιμη πληροφορία, το πακέτο μπορεί να μην δοθεί στα υψηλότερα στρώματα αλλά ο αποσυμπιεστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την επικεφαλίδα του πακέτου για να ενημερώσει το context table. Αυτό σημαίνει ότι τα κατεστραμένα πακέτα δεν είναι απαραίτητο να απορρίπτονται από τα χαμηλότερα στρώματα. Μπορούν να δοθούν στο PDCP όπου και αξιολογούνται από τον αποσυμπιεστή, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα.

Εντούτοις προκειμένου το PDCP να εκμεταλλευθεί αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξει εάν η λαμβανόμενη πληροφορία είναι χαλασμένη ή όχι. Πρέπει ακόμη να είναι σε θέση να ξέρει ποιά είναι τα χαλασμένα μέρη, δεδομένου ότι μόνο η πληροφορία ότι το πακέτο είναι χαλασμένο δεν είναι ικανοποιητική. Ως εκ τούτου, το PDCP πρέπει να διακρίνει μεταξύ μη-κατεστραμένων και κατεστραμένων πακέτων και εάν είναι κατεστραμένα, ποια μέρη επηρεάστηκαν. Το γεγονός ότι ο συμπιεστής αφαιρεί σχεδόν όλο τον πλεονασμό από την επικεφαλίδα καθιστά προβληματικό αυτόν τον έλεγχο. Όσο ποιό ακριβής είναι ο έλεγχος αυτός στην εντόπιση σφαλμάτων τόσο μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Για μερικά πεδία η επαλήθευση των τιμών τους μπορεί να βασιστεί στην εγκυρότητά τους ή όχι ή εάν βρίσκονται μέσα σε κάποια αποδεκτά όρια. Παραδείγματος χάριν το πεδίο πρωτοκόλλου της PDCP επικεφαλίδας μπορεί να έχει μόνο ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών (όταν είναι διαθέσιμος ένας πεπερασμένος αριθμός διαφορετικών συμπιεστών).

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης checksums. Το IPv4 checksum πεδίο δεν διαβιβάζεται αλλά υπολογίζεται εκ νέου στο δέκτη ενώ το TCP/UDP checksum διαβιβάζεται πάντα, στα συμπιεσμένα και ασυμπίεστα πακέτα. Το γεγονός ότι αυτό το checksum καλύπτει την TCP/UDP ωφέλιμη πληροφορία και την επικεφαλίδα συν μερικά άλλα πεδία της IP επικεφαλίδας σημαίνει ότι ελέγχεται ένα τεράστιο μέρος του datagram. Εντούτοις, εάν το checksum είναι λαθεμένο, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε το σφάλμα, δεδομένου ότι μπόρει να διανεμηθεί εξίσου μεταξύ της ωφέλιμης πληροφορίας, και της TCP/UDP ή IP επικεφαλίδας.

Το αποτέλεσμα είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ της χρησιμοποιούμενης πληροφορίας και των μεταδιδόμενων bytes.

### TCP/UDP checksum

Το checksum αυτό καλύπτει την UDP/TCP ωφέλιμη πληροφορία, την UDP/TCP επικεφαλίδα και μια ψευδο-επικεφαλίδα, η οποία περιλαμβάνει μέρη της IP επικεφαλίδας. Η ψευδο-επικεφαλίδα είναι μια συγκέντρωση επιλεγμένων πεδίων, που περιγράφει πεδία που περιλαμβάνονται από έναν υπολογισμό checksum.

Περιεχόμενα ψευδο-επικεφαλίδας:

Σχήμα 20: Περιεχόμενα ψευδο-επικεφαλίδας

Το επόμενο σχήμα εμφανίζει ποια IP πεδία καλύπτονται από το UDP ή TCP checksum:

Τα γκρίζα πεδία υποδεικνύουν πεδία που είναι ενσωματωμένα στην ψευδο-επικεφαλίδα.

IPv4:

Σχήμα 21: IPv4 πεδία που καλύπτονται από το checksum

IPv6:

Σχήμα 22: IPv6 πεδία που καλύπτονται από το checksum

Τα άσπρα πεδία πρέπει να προστατεύονται από checksums χαμηλότερων στρωμάτων ή από ένα πρόσθετο checksum.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι UDP checksum είναι προαιρετικό. Ως εκ τούτου εάν δεν χρησιμοποιείται, η ακεραιότητα πρέπει να καθοριστεί με εναλλακτικές μεθόδους.

Πιθανές λύσεις:

- Εάν το UDP checksum είναι απενεργοποιημένο θα μπορούσε να εργοποιηθεί και να υπολογιστεί από τον συμπιεστή πριν από τη μετάδοση. Το UDP checksum διαβιβάζεται εν πάση περιπτώσει ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται επομένως υπάρχουν μόνο πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιείται.

- Μια εναλλακτική λύση θα ήταν να προστεθεί ένα δεύτερο checksum που καλύπτει μόνο τις επικεφαλίδες. Αυτό εξασφαλίζει ότι μπορεί να εξεταστεί ολόκληρο το πακέτο εάν υπάρχουν σφάλματα, ή

- Ένα πρόσθετο checksum που καλύπτει τα πάντα, ολόκληρο το PDCP.

### PDCP checksum

Όπως διατυπώθηκε προηγουμένως το PDCP checksum εισάχθη για στατιστικές έρευνες και για την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων των αλγορίθμων αποκατάστασης σφάλματος και δεν αναφέρεται στην 3GPP περιγραφή του PDCP. Το οκτάμπιτο αυτό checksum είναι αρκετά μικρό αλλά για την κάλυψη 12 bytes πρέπει να είναι αρκετό. Τα 12 αυτά bytes είναι το άθροισμα των 9-bytes της PDCP επικεφαλίδας και των πρώτων 3 bytes της ωφέλιμης πληροφορίας του PDCP.

Η PDCP επικεφαλίδα περιέχει το πεδίο πρωτοκόλλου, το οποίο παρέχει πληροφορία σχετικά με το ποιός είναι ο τύπος της PDCP ωφέλιμης πληροφορίας. Με βάση αυτό το πεδίο θα αποφασιστεί σε ποιο συμπιεστή θα δοθεί το πακέτο. Εάν το checksum αυτής της επικεφαλίδας δεν είναι σωστό το PDCP δεν μπορεί να είναι βέβαιο εάν αυτό το πεδίο πρωτοκόλλου είναι σωστό ή όχι. Τα δεδομένα δεν μπορούν να προσδιοριστούν και το πακέτο πρέπει να απορριφθεί. Ως εκ τούτου, το checksum αυτό είναι και το σημαντικότερο.

Το PDCP checksum καλύπτει επίσης τα πρώτα 3 bytes της ωφέλιμης πληροφορίας, δεδομένου ότι αυτά είναι τα πεδία που καλύπτονται από το TCP/UDP checksum. Εκτείνοντας το PDCP checksum κατά 3 bytes σημαίνει ότι κάθε συμπιεσμένο πακέτο καλύπτεται εντελώς από το PDCP και τοTCP/UDP checksum.

Ο λόγος που χρησιμοποιούμε διάφορα checksums είναι για να καλυφθεί κάθε μέρος του πακέτου. Γενικά η ωφέλιμη πληροφορία και η TCP, UDP/RTP επικεφαλίδα καλύπτονται από το TCP/UDP checksum. Το checksum της ψευδο-επικεφαλίδας περιλαμβάνει επίσης μέρη της IP επικεφαλίδας. Όταν στέλνεται ένα συμπιεσμένο IPv4/UDP πακέτο, το μόνο πεδίο που παραμένει στη συμπιεσμένη επικεφαλίδα  και που δεν καλύπτεται από το TCP ή το UDP checksum είναι το πεδίο προσδιορισμού IPv4 (IPv4 Identification). Εξετάζοντας τη συμπιεσμένη επικεφαλίδα, μετά από το CID μεγέθους ενός byte ακολουθεί αυτό το πεδίο ταυτότητας που είναι 2 bytes.

Ένα PDCP πακέτο συμπεριλαμβανομένου και ενός συμπιεσμένου IP πακέτου θα εμοίαζε με:

Σχήμα 23: PDCP πακέτο – πεδία που καλύπτονται απο τα checksums

Οι περιοχές των  checksums μπορεί να συμπίπτουν, ανάλογα με την έκδοση του IP.

Κατά τη διάρκεια δοκιμών αυτό το οκτάμπιτο checksum εμφάνισε αδυναμία στα υψηλά BER’s. Επομένως ο υπολογισμός tου checksum βελτιώθηκε όχι μόνο με το να  προστίθενται οι τιμές (όπως στο TCP) αλλά και με το να μετατοπίζονται. Η λύση αυτή παρουσίασε πλεονέκτημα αλλά σε πολύ υψηλά ποσοστά απώλειας πακέτων, πάνω από 80%, το checksum αυτό δεν ήταν αποδοτικό.

### Uncomp checksum

Στο αντίθεσε με το RFC- 2508 που υποστηρίζει 8 bit και 16 bit CIDs, για το σκοπό αυτής της ανάλυσης χρησιμοποιούμε μόνο 8 bit CIDs. Το γεγονός ότι στις ασύρματες επικοινωνίες χρησιμοποιούνται συχνότερα όχι περισσότερες από 256 ροές οδήγησε στο σταθερό μέγεθος 8 bits ανά CID.

Όσον αφορά ένα ασυμπίεστο πακέτο, η μόνη διαφορά με ένα IP πακέτο είναι ότι το πεδίο μήκους του IP ή το πεδίο της ωφέλιμης πληροφορίας αντικαθίσταται από το CID. Χρησιμοποιόντας 8 bit CIDs σημαίνει ότι απομένει 1 byte. Επειδή η απώλεια αυτών των πακέτων αναφοράς μπορεί να προκαλέσει την απώλεια πολλών περισσότερων πακέτων αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το υπόλοιπο 1 byte για ένα άλλο checksum, το uncomp checksum, που καλύπτει μόνο το context (μόνο IP και TCP/UDP επικεφαλίδα).

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών έγιναν βελτιώσεις σε αυτό το checksum.

### Συνδυασμός Των Checksums

Συνδυάζοντας τα checksums αυτά μπορούν να βρεθούν τα διάφορα λανθασμένα μέρη. Εδώ παρουσιάζονται οι 2 διαφορετικοί τύποι πακέτων:

Σχήμα 24: Συνδυασμός των checksums

Για ένα ασυμπίεστο πακέτο δεν υπαρχει καμία διαφορά μεταξύ πακέτων TCP και UDP όσον αφορά τα checksums. Ολόκληρο το πακέτο καλύπτεται και από τα 3 checksums.

Κατά τη λήψη ενός ασυμπίεστου πακέτου, θα ελεγχθεί το PDCP checksum. Εάν είναι λανθασμένο, το πακέτο απορρίπτεται. Αν όχι, υποτίθεται ότι το πεδίο πρωτοκόλλου της PDCP επικεφαλίδας είναι σωστό και εξετάζεται το uncomp checksum.

Εάν το uncomp checksum είναι ανακριβές, η IP και/ή TCP/UDP checksum είναι κατεστραμένες και δεν μπορούν να επεξεργαστούν. Χρησιμοποιώντας την πληροφορία της PDCP επικεφαλίδας είναι δυνατό να αναγνωριστεί ο τύπος του πακέτου και σε περίπτωση που υπάρχει κανάλι ανατροφοδότησης μπορεί να ζητηθεί ένα πακέτο αναφοράς και εν συνεχεία να χαρακτηριστεί άκυρο το περιεχόμενο του context table.

Εάν το uncomp checksum είναι σωστό, οι επικεφαλίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενημερώσουν το context table του συμπιεστή.

Κατόπιν εξετάζεται το TCP/UDP checksum. Εάν δεν εμφανίζει σφάλματα, τότε το πακέτο μπορεί να επεξεργαστεί. Αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα ροής:

Σχήμα 25: Διαδικασία checksum

Στην περίπτωση ενός συμπιεσμένου πακέτου υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των TCP και UDP πακέτων:

Σχήμα 26: Checksums που καλύπτουν το συμπιεσμένο IP/TCP πακέτο

Το συμπιεσμένο πακέτο περιλαμβάνει μόνο 2 checksums, το PDCP και το TCP/UDP checksum. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία του checksum.

Το PDCP checksum ελέγχεται και πάλι και σε περίπτωση σφάλματος το πακέτο απορρίπτεται. Διαφορετικά, το πακέτο δίνεται στον αποσυμπιεστή. Εάν ο αποσυμπιεστής εντοπίσει σφάλματα κατά την αποσυμπίεση, θα απορρίψει το πακέτο. Το PDCP ελέγχει το αποσυμπιεσμένο πακέτο και χρησιμοποιεί τοTCP/UDP checksum για έναν τελευταίο έλεγχο. Εάν αποτύχει, το πακέτο απορρίπτεται, αν όχι, το πακέτο επεξεργάζεται.

Σχήμα 27: Checksums που καλύπτουν το συμπιεσμένο IP/UDP/RTP πακέτο

Υπάρχει μια μικρή αλλά σημαντική διαφορά μεταξύ TCP και UDP:

- Οι IP/UDP επικεφαλίδες προστατεύονται εντελώς από το PDCP checksum. Εάν το UDP checksum αποτυγχάνει, το λάθος πρέπει να είναι μέσα στην ωφέλιμη πληροφορία. Εάν το πακέτο είναι πακέτο φωνής με έναν codec που είναι ανεκτικός σε σφάλματα τότε έχουμε ώφελος όταν επεξεργαζόμαστε πακέτα με κατεστραμένη ωφέλιμη πληροφορία.

- Οι IP/TCP επικεφαλίδες καλύπτονται εν μέρει από το PDCP checksum. Ως συνέπεια εάν αποτυγχάνει μόνο το TCP checksum δεν είναι βέβαιο ότι το σφάλμα είναι μέσα στην ωφέλιμη πληροφορία, είναι επίσης δυνατό να επηρεάζονται μέρη της TCP επικεφαλίδας (που δεν καλύπτονται από το PDCP checksum). Εάν αυτό το πακέτο δοθεί στα υψηλότερα στρώματα, τότε αυτά μπορεί να λάβουν πακέτο με λανθασμένη επικεφαλίδα.

Αυτό είναι ένα πρόβλημα, που δεν έχει λυθεί ακόμα. Ένα λογικό συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι να διευρυνθεί το PDCP checksum πεδίο. Το μειονέκτημα είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το checksum τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για σφάλματα και για λανθασμένο checksum. Ένα πρόσθετο checksum, που καλύπτει τη συμπιεσμένη επικεφαλίδα (ίσο με το uncomp checksum για ασυμπίεστες IP+TCP/UDP επικεφαλίδες), θα ήταν επίσης μια λύση αλλά αυξάνει το πακέτο κατά το μέγεθος του checksum.

## Περιοδική Αναζωογόνηση Επικεφαλίδων

Γενικά σε μια ροή πακέτων το πρώτο πακέτο που στέλνεται είναι ένα πακέτο πλήρους επικεφαλίδας και μετά από αυτό ακολουθούν μόνο συμπιεσμένα πακέτα. Εάν το πρώτο πακέτο χαθεί, όλα τα ακόλουθα πακέτα πρέπει να απορριφθούν επειδή το context τους δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Αυτό σημαίνει ότι εάν στέλνονται σπάνια πλήρεις επικεφαλίδες, είναι πιθανό να απορριφθούν πολλά πακέτα.

Για να αποτραπεί η απώλεια πολλών πακέτων, η μέθοδος περιοδικής αναζωογόνησης επικεφαλίδας (Periodic Header Refresh – PHR) στέλνει πακέτα πλήρους επικεφαλίδας σε περιοδικά διαστήματα, ανεξαρτήτως αλλαγής του context. Έτσι όταν χάνεται ένα πακέτο πλήρους επικεφαλίδας, χάνεται μόνο ένας περιορισμένος αριθμός πακέτων.

Στο Σχήμα 28 εμφανίζεται η μέθοδος αυτή από την πλευρά του δέκτη.

Σχήμα 28: Απώλειες χωρίς περιοδική αναζωογόνηση επικεφαλίδας

Χωρίς PHR τα πακέτα 2 έως 10 πρέπει να απορριφθούν επειδή το πρώτο πακέτο αναφοράς είχε σφάλματα και επομένως τα ακόλουθα πακέτα δεν μπορούν να αποσυμπιεστούν.

Σχήμα 29: Απώλειες με περιοδική αναζωογόνηση επικεφαλίδας

Αντιθέτως χρησιμοποιώντας PHR με περίοδο 4, καταλήγει στο να απορριφθούν μόνο 3 πακέτα. Επειδή το πακέτο 5 στέλνεται ασυμπίεστα, τα πακέτα 6 έως 10 μπορούν και πάλι να αποσυμπιεστούν. Από την άλλη πλευρά, το μέγεθος της πληροφορίας που μεταδίδεται αυξάνεται λόγω περισσότερων πακέτων αναφοράς.

Η λειτουργία της περιοδικής αναζωογόνησης επικεφαλίδας μπορεί να εξαρτάται, τόσο από τον αριθμό των μεταδιδόμενων πακέτων όσο και από το χρόνο:

- Όταν εξαρτάται από τον αριθμό των πακέτων υπάρχει ένας μετρητής, που μετρά τα συμπιεσμένα πακέτα. Ο μετρητής αυτός αυξάνεται κατά 1 κάθε φορά που στέλνεται ένα συμπιεσμένο πακέτο. Εάν ο μετρητής φτάσει σε μια δεδομένη τιμή (την περίοδο αναζωογόνησης), ο συμπιεστής πρέπει να στείλει ένα ασυμπίεστο πακέτο και να αρχικοποιήσει τον μετρητή στο μεδέν.

- Όταν εξαρτάται από το χρόνο υπάρχει ένα χρονικό όριο. Κάθε φορά που ο συμπιεστής φτάνει αυτό το όριο πρέπει να στείλει ένα ασυμπίεστο πακέτο για να αναζωογονήσει το context. Κατόπιν, σώνεται ο χρόνος που εστάλη αυτό το πακέτο αναφοράς και ο συμπιεστής μπορεί να στείλει συμπιεσμένα πακέτα έως ότου φτάσει και πάλι αυτό το χρονικό όριο.

Οι μεταβλητές για την καταχώρηση του χρόνου και του αριθμού συμπιεσμένων πακέτων είναι μέρος κάθε context στο context table.

Και οι δύο παραλλαγές μπορούν να λειτουργούν συγχρόνως. Κατόπιν, στέλνεται το context ανάλογα με το τί συνέβη πρώτα – φτάσαμε το χρονικό όριο ή ο μέγιστος αριθμός συμπιεσμένων πακέτων που στάλθηκαν. Όταν σταλή ένα πακέτο αναφοράς, αρχικοποιούνται και οι δύο μεταβλητές.

## Αιτήσεις Επικεφαλίδων

Ο μηχανισμός Αίτησης Επικεφαλίδων (Header Requests – HR) απαιτεί την ύπαρξη ενός καναλιού ανατροφοδότησης από τον αποσυμπιεστή στο συμπιεστή ή με άλλα λόγια, μια αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε αυτές τις 2 διαδικασίες. Η χρησιμοποίηση ενός καναλιού ανατροφοδότησης, επιτρέπει στον αποσυμπιεστή να ζητήσει επικεφαλίδες από το συμπιεστή σε περίπτωση που χαθεί το context. Όταν ο συμπιεστής λάβει ένα HR, θα σημειώσει το context στο οποίο αναφέρεται. Κατόπιν, το επόμενο πακέτο που χρησιμοποιεί αυτό το context, θα σταλεί ασυμπίεστο έτσι ώστε ο αποσυμπιεστής να μπορέσει να ενημερώσει το context table. Παρόλα αυτά χάνονται πακέτα ακόμη και με αυτήν την μέθοδο. Ο αριθμός χαμένων πακέτων εξαρτάται από το round trip time που είναι ο χρόνος μετάδοσης από τον αποσυμπιεστή στο συμπιεστή και πίσω συμπεριλαμβανομένης όλης της επεξεργασίας και της κωδικοποίησης του καναλιού στη διεπαφή αέρα.

Για λειτουργήσει η HR πρέπει να ξέρει, ποιο context είναι λάθος ή χάθηκε και σε ποιο συμπιεστή ανήκει το context. Αυτό συμβαίνει μόνο σε 2 περιπτώσεις:

- Όταν λαμβάνεται ένα πακέτο αναφοράς με λανθασμένη IP ή TCP, UDP/RTP επικεφαλίδα. Εάν το PDCP checksum είναι σωστό, τότε είναι γνωστά τόσο ο συμπιεστής όσο και η ταυτότητα του context.

- Όταν λαμβάνεται σωστά ένα συμπιεσμένο πακέτο αλλά μετά την αποσυμπίεση, το TCP και/ή το UDP checksum είναι λάθος. Το συμπέρασμα είναι ότι το σχετιζόμενο context είναι λάθος. Αυτό συμβαίνει όταν λαμβάνεται αλλά απορρίπτεται ένα πακέτο με νέο context. Τότε το context table είναι λανθασμένο και χρησιμοποιείται λανθασμένα κατά την αποσυμπίεση. Σε αυτή την περίπτωση το CID και ο τύπος του συμπιεστή μπορούν να προσδιοριστούν από τις πληροφορίες του συμπιεσμένου πακέτου.

Παρακάτω εμφανίζεται η δομή ενός πακέτου αίτησης επικεφαλίδας. Αυτή η δομή παρεκκλίνει από τη δομή που καθορίζεται στο πρότυπο.

PDCP επικεφαλίδα:

Σχήμα 30: PDCP επικεφαλίδα

Ένα HR πακέτο αποτελείται από μια PDCP επικεφαλίδα και από 2 bytes ωφέλιμη πληροφορίας, συνολικού μεγέθους 11 bytes. Ο τύπος του πρωτοκόλλου είναι REQUEST_HEADER. Εάν το PDCP λάβει ένα τέτοιο πακέτο, το checksum θα ελεγχθεί ως συνήθως.

PDCP ωφέλιμη πληροφορία:

Σχήμα 31: PDCP ωφέλιμη πληροφορία

Εάν ο έλεγχος του checksum είναι επιτυχής θα επεξεργαστούν τα στοιχεία της ωφέλιμη πληροφορίας - το 1ο byte περιέχει το πρωτόκολλο, έτσι ώστε να μπορεί προσδιοριστεί ο τύπος του συμπιεστή. Το 2ο byte περιέχει την ταυτότητα του context.

Στην πραγματικότητα πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα πακέτα αιτήσεων επικεφαλίδων δεν είναι τίποτε άλλο παρά PDCP πακέτα, που επηρεάζονται επίσης από σφάλματα και μπορούν επίσης να απορριφθούν. Έτσι το να ζητείται η επικεφαλίδα μόνο μια φορά μπορεί να είναι λάθος και θα μπορούσε να είναι καλύτερο να ζητηθεί περισσότερο από μία φορά.

Σε αυτήν τη διδακτορική διατριβή HR πακέτα στάλησαν:

- Κάθε φορά που ο αποσυμπιεστής δεν ήταν σε θέση να αναδημιουργήσει το πακέτο. Επειδή χρειάζεται χρόνος μέχρι να φτάσει το HR πακέτο στο συμπιεστή και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κάποια συμπιεσμένα πακέτα θα μπορούσαν να είχαν σταλεί, μπορεί να είχαν ζητηθεί όχι απαραίτητα διάφορα HR πακέτα του ίδιου context. Αφ' ετέρου αυτή η μέθοδος επισκευάζει το “λανθασμένο” context table του αποσυμπιεστή  όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

- Όταν λαμβάνεται ένα ασυμπίεστο πακέτο με κατεστραμένη την IP+TCP/UDP επικεφαλίδα. Χρησιμοποιώντας την πληροφορία της PDCP επικεφαλίδας και την ταυτότητα του context, το PDCP είναι σε θέση να γνωρίζει ποιό context εστάλθη και από ποιό συμπιεστή και είναι σε θέση να στείλει ένα HR πακέτο.

Εάν ο αποσυμπιεστής περιμένει κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου στείλει ένα δεύτερο HR πακέτο (στην περίπτωση που το 1ο απορρίφθηκε και ο συμπιεστής δεν έστειλε ένα πακέτο αναφοράς) είναι πιθανό να απορριφθούν αρκετά πακέτα επειδή δεν είναι διαθέσιμο κανένα context στο οποίο ο αποσυμπιεστής μπορεί να αναφερθεί.

Καθόσο ο αποσυμπιεστής στέλνει τα HR πακέτα του, ο συμπιεστής μπορεί να είχε στείλει ήδη μερικά πακέτα. Πόσα πακέτα εστάλθηκαν εξαρτάται από το Round Trip Time (RTT).

Σχήμα 32: Απεικόνιση αίτησης επικεφαλίδας

Όπως απεικονίζεται, το 1ο πακέτο δεν έφθασε σωστά στον προορισμό. Ο αποσυμπιεστής ζητά το χαμένο context. Λόγω του χρόνου μετάδοσης ο συμπιεστής έστειλε ήδη το 2ο πακέτο το οποίο και πρέπει να απορριφθεί όπως και το 1ο. Εάν είχε ληφθεί ένα HR πακέτο, το επόμενο πακέτο θα είχε σταλεί με πλήρη επικεφαλίδα για να ενημερώσει το context table του αποσυμπιεστή. Έτσι είναι δυνατό να αποσυμπιεστούν σωστά τα πακέτα 4 και 5.

Υπάρχουν περισσότερες από μια πιθανότητες για το πώς αυτή η διαδικασία αίτησης επικεφαλίδας θα μπορούσε να μοιάζει. Εάν η PDCP επικεφαλίδα του 1ου πακέτου ήταν αλλοιωμένη, το PDCP δεν θα δώσει το πακέτο στον αποσυμπιεστή. Έως ότου φτάσει το 2ο πακέτο ο αποσυμπιεστής δεν θα κάνει αίτηση επικεφαλίδας και έτσι το HR πακέτο καθώς και το πακέτο αναφοράς θα φτάσουν ένα πακέτο αργότερα.

Γενικότερα, όσο φθάνουν πακέτα με αλλοιωμένη PDCP επικεφαλίδα, δεν μπορεί να ζητηθεί καμία επικεφαλίδα επειδή λείπουν οι πληροφορίες αιτήματος.

## Αργή Έναρξη

Ο μηχανισμός Αργής Έναρξης (Slow Start – SS) είναι μια τροποποίηση της περιοδικής αναζωογόνησης επικεφαλίδας με αυτόματη προσαρμογή του ρυθμού αναζωογόνησης. Ο μηχανισμός αργής έναρξης αρχίζει με μια μικρή περίοδο αναζωογόνησης και εάν δεν εμφανιστεί κανένα σφάλμα, η περίοδος αυξάνεται. Εάν εμφανιστούν σφάλματα, ανιχνεύσημα από πακέτα αίτησης επικεφαλίδας στο κανάλι ανατροφοδότησης, η περίοδος μειώνεται.

Το ρυθμός των σφαλμάτων καθιερώνεται με τον υπολογισμό των πακέτων αίτησης επικεφαλίδας.

Σχήμα 33: Απεικόνιση μηχανισμού Αργής Έναρξης

## Twice

Ο μηχανισμός Twice που προτείνεται για τις συμπιεσμένες TCP επικεφαλίδες στα [1], [8] καθώς και στο RFC- 2508 [6] μπορεί συχνά να επισκευάσει το context και να αποφύγει μερικές από τις απώλειες context που προκαλούνται από ανόμοια contexts. Η υπόθεση πίσω από το μηχανισμό Twice είναι ότι η αύξηση των δέλτα κωδικοποιημένων τιμών για ένα χαμένο RFC-2508 πακέτο είναι συχνά η ίδια με αυτήν του επόμενου πακέτου. Επομένως η προσπάθεια να επισκευαστεί το context με την εφαρμογή του δέλτα εις διπλούν (twice) είναι συχνά επιτυχής.

## Ανακατάταξη Πακέτων

Όταν λαμβάνονται πακέτα σε διαφορετική κατάταξη απ’ότι στάλθηκαν, τότε είναι δυνατό ένα συμπιεσμένο πακέτο που στάλθηκε μετά από ένα πακέτο πλήρους επικεφαλίδας να φτάσει πριν από αυτό με αποτέλεσμα ο αποσυμπιεστής να προσπαθεί να εξαγάγει το πακέτο χρησιμοποιώντας το παλαιό (λανθασμένο) context.

Η οργάνωση του context table ελέγχεται βασικά από το συμπιεστή. Χρησιμοποιώντας μια ευφυής οργάνωση, καταστάσεις όπως αυτές μπορούν να αποτραπούν. Επομένως ο συμπιεστής χρησιμοποιεί ένα άλλο CID για ενημερώσεις του context ή νέα contexts επιλέγοντας πάντα το παλαιότερο αχρησιμοποίητο context για αντικατάσταση.

# Αλγόριθμος Συμπίεσης Επικεφαλίδων RFC-3095

## Ειασαγωγή

Το μοντέλο συμπίεσης RFC-3095 επιτυγχάνει ωφέλεια συμπίεσης με την καθιέρωση πληροφορίας κατάστασης λειτουργίας (state information) και στις δύο άκρες της σύνδεσης, κάτι το όποιο δεν υπάρχει στο RFC-2508. Διαφορετικά μέρη του state καθιερώνονται σε διαφορετικούς χρόνους και με διαφορετική συχνότητα. Ως εκ τούτου, μπορεί να ειπωθεί ότι μερικές από τις πληροφορίες της κατάστασης λειτουργίας είναι δυναμικότερες από τις υπόλοιπες.

Όπως το RFC-2508, έτσι και το RFC-3095 έχει προφίλ συμπίεσης: ένα προφίλ συμπίεσης υποδηλώνει ένα προκαθορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών συμπίεσης. Για να παρέχει επεκτασιμότητα, το διαπραγματευόμενο state του καναλιού περιλαμβάνει το σύνολο των προφίλ αποδεκτών από τον αποσυμπιεστή. Το state του context περιλαμβάνει το προφίλ που χρησιμοποιείται αυτήν την περίοδο για το context.

Το RFC-3095 καθορίζει τέσσερα προφίλ συμπίεσης:

Προφίλ 0x0000 χρησιμοποιείται για την αποστολή ασυμπίεστων IP πακέτων.

Προφίλ 0x0001 χρησιμοποιείται για την IP/UDP/RTP συμπίεση.

Προφίλ 0x0002 χρησιμοποιείται για την UDP/IP συμπίεση, δηλ. δεν γίνεται προσπαθεία για τη συμπίεση των πρώτων 12 bytes της ωφέλιμης πληροφορίας του UDP.

Προφίλ 0x0003 χρησιμοποιείται για την ESP/IP συμπίεση, δηλ. συμπίεση της αλυσίδας επικεφαλίδων μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ESP επικεφαλίδας, αλλά όχι ακόλουθων υπο-επικεφαλίδων.

## Πακέτα Και Τύποι Πακέτων Στο RFC-3095

Ένα RFC-3095 πακέτο έχει την ακόλουθη γενική μορφή:

| Padding | Μεταβλητού μήκους |
| --- | --- |
| Feedback | 0 ή περισσότερα feedback στοιχεία |
| Header | Μεταβλητή, CID με πληροφορία |
| Payload |  |

Μια επικεφαλίδα ξεκινάει είτε με την ένδειξη πακέτου είτε έχει την ένδειξη του τύπου πακέτου αμέσως μετά από ένα Add-CID byte. Όλοι οι τύποι πακέτων επικεφαλίδας έχουν την ακόλουθη γενική μορφή:

| 0 |  |  |  |  | x-1 | x | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Add – CID Octet |
| Type indication | Body |
| 0,1 or 2 octets of CID |
| Body |

Σχήμα 34: Μορφή ενός RFC-3095 πακέτου

### Ανατροφοδότηση RFC-3095

Το RFC-3095 υποστηρίζει ανατροφοδότηση (feedback) από τον αποσυμπιεστή προς τον συμπιεστή. Τα κυριότερα είδη ανατροφοδότησης που υποστηρίζονται είναι:

| ACK: | Αναγνωρίζει την επιτυχή αποσυμπίεση ενός πακέτου, που σημαίνει ότι το context είναι πολύ πιθανό να είναι ενημερωμένο. |
| --- | --- |
| NACK: | Δείχνει ότι το δυναμικό context του αποσυμπιεστή είναι εκτός συγχρονισμού. |
| STATIC – NACK: | Δείχνει ότι το στατικό context του αποσυμπιεστή δεν ισχύει ή ότι δεν έχει καθιερωθεί. |

### Μορφή Ανατροφοδότησης RFC-3095

Η ανατροφοδότηση σ’ένα RFC-3095 κανάλι αποτελείται από ένα ή περισσότερα συνδεδεμένα στοιχεία ανατροφοδότησης, με το κάθε στοιχείο ανατροφοδότησης να έχει την ακόλουθη μορφή:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Code |
| Size |
| Feedback data |

Σχήμα 35: Μορφή ενός RFC-3095 πακέτου ανατροφοδότησης

Η πληροφορία CID στα δεδομένα ανατροφοδότησης (feedback data) δείχνει το CID της ροής πακέτων για το οποίο στέλνεται η ανατροφοδότηση.

### RFC-3095 IR Επικεφαλίδα

Η IR επικεφαλίδα συνδέει ένα CID με ένα προφίλ, και συνήθως αρχικοποιεί το context. Η γενική μορφή του πακέτου αυτού είναι:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Add – CID Octet |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |
| 0 –2 octets of CID |
| Profile |
| CRC |
| Profile Specific Information |

Σχήμα 36: Μορφή της RFC-3095 IR επικεφαλίδας

### RFC-3095 IR - DYN Επικεφαλίδα

Σε αντίθεση με την IR επικεφαλίδα, η IR-DYN επικεφαλίδα δεν μπορεί ποτέ να αρχικοποιήσει το context. Εντούτοις, μπορεί να επαναπροσδιορίσει ποιο προφίλ συνδέεται με το context. Επίσης η IR-DYN επικεφαλίδα μπορεί να αρχικοποιήσει ή να αναζωογονήσει μέρη ενός context, συνήθως το δυναμικό μέρος. Η γενική μορφή του πακέτου αυτού είναι:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Add – CID Octet |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 –2 octets of CID |
| Profile |
| CRC |
| Profile Specific Information |

Σχήμα 37: Μορφή της RFC-3095 IR-DYN επικεφαλίδας

## Λειτουργία Στο Unidirectional mode

### Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στο Συμπιεστή (U-Mode)

Το Σχήμα 38 απεικονίζει το state machine του συμπιεστή στο U- mode.

Σχήμα 38: State machine του συμπιεστή στο U-mode

#### Λογική Μετάβασης Φάσης Λειτουργίας (U-Mode)

Η λογική μετάβασης για τις φάσεις συμπίεσης στο U- mode βασίζεται σε τρεις αρχές: την αρχή αισιόδοξη προσέγγισης (optimistic approach), στα timeouts, και την ανάγκη για ενημερώσεις (updates).

##### Αιδιόδοξη Προσεγγιση, Ανοδική Μετάβαση

Η μετάβαση σε φάση λειτουργίας υψηλότερης συμπίεσης στο U- mode πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή αισιόδοξη προσέγγισης.

Ο συμπιεστής αντλεί την εμπιστοσύνη του σχετικά με την κατάσταση του αποσυμπιεστή με το να στέλνει αρκετά πακέτα, που έχουν την ίδια πληροφορία σύμφωνα με τη φάση λειτουργίας χαμηλότερης συμπίεσης.

##### Timeouts, Μετάβαση Προς Τα Κάτω

Όταν χρησιμοποιείται η αισιόδοξη προσέγγιση, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα αποτυχίας δεδομένου ότι ο αποσυμπιεστής μπορεί να μην είχε λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή αποσυμπίεση. Επομένως, ο συμπιεστής πρέπει περιοδικά να μεταβαίνει σε φάσεις χαμηλότερες συμπίεσης. Περιοδική μετάβαση στη φάση λειτουργίας IR πρέπει να πραγματοποιείται λιγότερο συχνά απ’ότι μετάβαση στη φάση λειτουργίας FO. Επομένως πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά timeouts για αυτές τις μεταβάσεις.

##### Ανάγκη Για Ενημερώσεις, Μετάβαση Προς Τα Κάτω

Ο συμπιεστής πρέπει να μεταβαίνει αμέσως προς τα πίσω στη φάση λειτουργίας FO όταν η επικεφαλίδα που πρόκειτα να συμπιεστεί δεν συμμορφώνεται στο καθιερωμένο πρότυπο.

#### Ανατροφοδότηση  Στον Unidirectional mode

Συνήθως ένα κανάλι ανατροφοδότησης δεν είναι διαθέσιμο. Εάν όμως είναι διαθέσιμο, ο αποσυμπιεστής μπορεί να στείλει ένα πακέτο αναγνώρισης της επιτυχούς αποσυμπίεσης θέτοντας την παράμετρο τρόπου σε U (αποστολή ενός πακέτου ACK(U)).

### Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στον Αποσυμπιεστή (U-Mode)

Σχήμα 39: State machine του αποσυμπιεστή στο U-mode

#### Λογική Μετάβασης Φάσης Λειτουργίας (U-Mode)

Επιτυχής αποσυμπίεση οδηγεί πάντα τον αποσυμπιεστή προς τη φάση λειτουργίας Full Context. Επαναλαμβανόμενη αποτυχία αποσυμπίεσης αναγκάζει τον αποσυμπιεστή να μεταβεί προς τα κάτω σε μια χαμηλότερο φάση λειτουργίας. Ο αποσυμπιεστής δεν προσπαθεί καν να αποσυμπιέσει τις επικεφαλίδες στις φάσεις No Context και Static Context εκτός και αν οι συμπεριλαμβάνονται ικανοποιητικές πληροφορίες στο ίδιο το πακέτο.

#### Λογική Αποσυμπίεσης (U-Mode)

##### Απόφαση Εαν Επιτρέπεται Η Αποσυμπίεση

Στη Full Context κατάσταση, μπορεί να γίνει προσπάθεια αποσυμπίεση ανεξάρτητα από το είδος του πακέτου που λαμβάνεται. Εντούτοις, για τις άλλες φάσεις η αποσυμπίεση δεν επιτρέπεται πάντοτε. Στη No Context φάση λειτουργίας μπορούν να αποσυμπιεστούν μόνο IR πακέτα, τα οποία φέρουν τα πεδία στατικά πληροφοριών,. Περαιτέρω, κατά την Static Context κατάσταση, η αποσυμπίεση των πακέτων μπορεί να γίνει μόνο όταν αυτά μεταφέρουν  ένα επτάμπιτο ή οχτάμπιτο CRC (δηλ., IR, IR-DYN, ή UOR-2 πακέτα).

##### Αναδημιούργηση Και Ελεγχος Επικεφαλίδας

Κατά την αναδημιουργία της επικεφαλίδας, ο αποσυμπιεστής παίρνει τα πεδία της επικεφαλίδας που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο context και τα ενημερώνει με τα πεδία που παραλαμβάνονται στην παρούσα επικεφαλίδα.

Ο αριθμός ακολουθίας αναδημιουργείται με την αντικατάσταση των LSBs (Least Significant Bits) του αριθμού ακολουθίας που βρίσκεται context με εκείνους που παραλαμβάνονται στην επικεφαλίδα.

Εάν τα πεδία RTP timestamp και IP Identification δεν συμπεριλαμβάνονται στη λαμβανόμενη επικεφαλίδα, υποτίθεται ότι θα υπολογιστούν από τον αριθμό ακολουθίας.

Κατά την λειτουργία σε Unidirectional mode, όλες οι συμπιεσμένες επικεφαλίδες φέρουν ένα CRC, που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αποσυμπίεσης.

##### Ενέργεις Κατά Την Αποτυχία Του CRC

Όταν residual σφάλματα ψηφίων στην παρούσα επικεφαλίδα δημιουργούν ανόμοια CRC, ο αποσυμπιεστής πρέπει να μένει στην επικρατούσα φάση λειτουργίας έτσι ώστε να μην χάσει τα επόμενα πακέτα. Όταν το ανόμοιο CRC προκαλείται από ένα χαλασμένο context, ο αποσυμπιεστής πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει τοπικά το context. Εάν αυτή η τοπική προσπάθεια επισκευής αποτύχει, πρέπει να μεταβεί προς μια χαμηλότερη φάση λειτουργίας έτσι ώστε να αποφύγει να μεταδώσει λανθασμένες επικεφαλίδες. Όταν το ανόμοιο CRC προκαλείται εξαιτίας παρατεταμένης απώλειας πακέτων, ο αποσυμπιεστής προσπαθεί πρόσθετη αποσυμπίεση.

#### Ανατροφοδότηση Στον Unidirectional mode

Για να βελτιώσει την απόδοσή του στον U-Mode όταν υπάρχει ένα κανάλι ανατροφοδότησης, ο αποσυμπιεστής μπορεί να στείλει ένα πακέτο αναγνώρισης όταν η αποσυμπίεση είναι επιτυχής. Θέτοντας την παραμέτρο τρόπου στο πακέτο ACK σε U υποδηλώνει ότι ο συμπιεστής πρόκειται να μείνει στο U-Mode. Κατά τη λήψη ενός ACK(U), ο συμπιεστής πρέπει να μειώσει τη συχνότητα των πακέτων IR δεδομένου ότι οι στατική πληροφορία έχει ληφθεί σωστά, αλλά δεν πρέπει να σταματήσει να στέλνει πακέτα IR. Εάν συνεχίζουν να φθάνουν IR πακέτα, ο αποσυμπιεστής μπορεί να επαναλάβει το ACK(U), αλλά δεν πρέπει να το επαναλάβει συνεχώς.

## Λειτουργία Στον Bidirectional Optimistic mode

### Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στο Συμπιεστή (Ο-Mode)

Το Σχήμα 40 απεικονίζει το state machine του συμπιεστή στο Ο- mode.

Σχήμα 40: State machine του συμπιεστή στο Ο-mode

#### Λογική Μετάβασης Φάσης Λειτουργίας

Η αρχή αισιόδοξης προσέγγισης και οι μεταβάσεις που προκαλούνται από την ανάγκη για ανημερώσεις λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.4.1. Εντούτοις, δεν υπάρχουν timeouts. Αντ' αυτού, ο αισιόδοξος τρόπος (Ο-mode) χρησιμοποιεί πακέτα ανατροφοδότησης από τον αποσυμπιεστή στο συμπιεστή για μεταβάσεις προς τα κάτω και προαιρετικά για βελτιωμένη ανοδική μετάβαση.

##### Αρνητικές Αναγνωρίσεις (NACKS), Μετάβαση Προς τα Κάτω

Οι αρνητικές αναγνωρίσεις (NACKs) καθιστούν μη αναγκαίες τις περιοδικές ενημερώσεις που απαιτούνται στο U-Mode. Κατά τη λήψη ενός NACK ο συμπιεστής μεταβαίνει πίσω στην FO φάση λειτουργίας και στέλνει πακέτα ενημέρωσης στον αποσυμπιεστή. Τα NACKs φέρουν το SN του πιό πρόσφατου πακέτου που αποσυμπιέστηκε επιτυχώς. Ομοίως, η λήψη ενός STATIC-NACK πακέτου αναγκάζει το συμπιεστή να μεταβεί πίσω στη φάση λειτουργίας IR.

##### Προαιρετική Αναγνώριση, Μετάβαση Προσ τα Πάνω

Στον O-Mode εκτός από NACKs, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης πακέτα θετικής ανατροφοδότησης (ACKs). Κατά τη λήψη ενός ACK για ένα πακέτο ενημέρωσης, ο συμπιεστής ξέρει ότι ο αποσυμπιεστής έχει λάβει το πακέτο αναγνώρισης και η μετάβαση σε φάση λειτουργίας υψηλότερης συμπίεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως. Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική, και επομένως ο συμπιεστής αρχικά ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να αναμένει να πάρει τέτοια ACKs.

#### Λογική Συμπίεσης Και Πακέτα Που Χρησιμοποιούνται

Η λογική συμπίεσης είναι η ίδια όπως για τον U-Mode.

### Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στον Αποσυμπιεστή (O-Mode)

Η φάσεις λειτουργίας αποσυμπίεσης και η λογική μετάβασης φάσεων είναι ίδια όπως για τον U-Mode. Αυτό που διαφέρει είναι η λογική της αποσυμπίεσης και της ανατροφοδότησης.

#### Λογική Ανατροφοδότησης (O-Mode)

Τρία είναι τα κύρια είδη ανατροφοδότησης: ACK, NACK και STATIC-NACK.

Οι κανόνες που καθορίζουν ποια ανατροφοδότηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πότε περιγράφονται στη συνέχεια. Εάν η προαιρετική ανατροφοδότηση χρησιμοποιηθεί μιά φορά, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ από τον αποσυμπιεστή να συνεχίσει να στέλνει την προαιρετική ανατροφοδότηση καθόλη τη διάρκεια της ροής πακέτων.

Ενέργειες φάσης λειτουργίας

NC:	- Όταν ένα IR πακέτο περνά τον έλεγχο του CRC, στέλνεται ACK(O).

- Κατά το λήψη ενός πακέτου τύπου 0, 1, 2 ή IR-DYN, ή όταν ένα πακέτο IR αποτυγχάνει τον έλεγχο του CRC, στέλνεται STATIC-NACK(O),

SC:	- Όταν ένα IR πακέτο αποσυμπιέζεται σωστά, στέλνεται ACK(O).

- Όταν ένας πακέτο τύπου 2 ή ένα IR-DYN πακέτο αποσυμπιέζεται σωστά, στέλνεται προαιρετικά ACK(O).

- Όταν παραλαμβάνεται ένα πακέτο τύπου 0 ή 1, πρέπει να μεταχειρίζεται ως μη mismatching CRC.

FC:	- Όταν ένα IR πακέτο αποσυμπιέζεται σωστά, στέλνεται ACK(O).

- Όταν πακέτο ένας τύπου 2 ή ένα IR-DYN πακέτο αποσυμπιέζεται σωστά, στέλνεται προαιρετικά ACK(O).

- Όταν ένα πακέτο τύπου 0 ή 1 αποσυμπιέζεται σωστά, δεν πρέπει να στέλνεται καμία ανατροφοδότηση.

## Λειτουργία Στον Bidirectional Reliable mode

### Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στο Συμπιεστή (R -Mode)

Το Σχήμα 41 απεικονίζει το state machine του συμπιεστή στον R- mode.

Σχήμα 41: State machine του συμπιεστή στο R-Mode

#### Λογική Μετάβασης Φάσης Λειτουργίασ (R-Mode)

Η λογική μετάβασης για τις φάσεις λειτουργίας τις συμπίεσης στον R-Mode βασίζεται σε τρεις αρχές: την αρχή ασφαλής αναφοράς, την ανάγκη για ενημερώσεις, και αρνητικές αναγνωρίσεις.

##### Ανοδική Μετάβαση

Η ανοδική μετάβαση καθορίζεται από την αρχή ασφαλής αναφοράς. Η διαδικασία μετάβασης είναι παρόμοια με αυτήν που περιγράφεταιστην παράγραφο 7.3.1.1.1, με μια σημαντική διαφορά: ο συμπιεστής βασίζει την εμπιστοσύνη του μόνο στις αναγνωρίσεις που λαμβάνει από τον αποσυμπιεστή. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο συγχρονισμός μεταξύ του context συμπίεσης και του context αποσυμπίεσης δεν θα χαθεί ποτέ λόγω απωλειών πακέτων.

##### Μετάβαση Προσ τα Κάτω

Οι μεταβάσεις προς τα κάτω ενεργοποιούνται από την ανάγκη για ενημερώσεις ή από αρνητικές αναγνωρίσεις (NACKs και STATIC_NACKs).

#### Λογική Συμπίεσης Και Πακέτα Που Χρησιμοποιούνται (R-Mode)

Ο συμπιεστής ξεκινά από την IR φάση λειτουργίας με την αποστολή πακέτων IR. Μεταβαίνει στη φάση λειτουργίας FO μόλις λάβει ένα έγκυρο ACK για ένα IR πακέτο που στάλθηκε. Στη φάση λειτουργίας FO, στέλνει τα μικρότερα πακέτα που μπορούν να μεταφέρουν τις αλλαγές.

Ο συμπιεστής θα μεταβεί στη φάση λειτουργίας SO αφότου έχει διευκρινήσει την παρουσία μιας συμβολοσειράς (string), όντας βέβαιος ότι ο αποσυμπιεστής έχει τις string παραμέτρους.

Η άμεση μετάβαση από τη φάση λειτουργίας IR στην SO είναι επίσης δυνατή.

Η αρχή ασφαλής αναφοράς επιβάλλεται στη λογική συμπίεσης και αποσυμπίεσης. Κατά την αρχή αυτή μόνο πακέτα που μεταφέρουν εφτάμπιτο ή οκτάμπιτο CRC μπορούν να ενημερώσουν το context της αποσυμπίεσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πακέτα αναφοράς για την επόμενη αποσυμπίεση.

### Φάσεις Λειτουργίας Και Λογική Στον Αποσυμπιεστή (R -Mode)

Η φάση λειτουργίας της αποσυμπίεσης και η λογική μετάβασης φάσεων λειτουργίας είναι ίδιες όπως για τον U-Mode (δείτε παράγραφο 7.3.2). Αυτό που διαφέρει είναι η αποσυμπίεση και η λογική ανατροφοδότησης.

#### Λογική Αποσυμπίεσης (R-Mode)

Η αποσυμπίεση ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθεί την αρχή ασφαλής αναφοράς. Η επαλήθευση του CRC είναι σπάνια δεδομένου ότι μόνο τα πακέτα ενημέρωσης φέρουν CRCs.

## Μεταβάσεις Τρόπου Λειτουργίας

Ο αποσυμπιεστής λαμβάνει την απόφαση να κινηθεί από έναν τρόπο συμπίεσης προς άλλο και οι πιθανές μεταβάσεις τρόπου λειτουργίας εμφανίζονται στο Σχήμα 42.

Σχήμα 42: Μετάβαση τρόπου λειτουργίας

### Συμπίεση Και Αποσυμπίεση Κατα Τη Δίαρκεια Των Μεταβάσεων Τρόπου Λειτουργίας

Όσες ανατροφοδοτήσεις στέλνεται κατά τη διάρκεια μιας μετάβασης τρόπου λειτουργίας πρέπει να προστατεύονται από ένα CRC, δηλ. ΠΡΈΠΕΙ να χρησιμοποιείται το προαιρετικό CRC. Η μετάβαση τρόπου λειτουργίας δεν πρέπει να αρχίζει με πακέτα ανατροφοδότησης που δεν προστατεύονται από CRC.

Όταν το RFC-3095 αλλάζει τρόπους συμπίεσης, υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις όπου η συμπεριφορά του συμπιεστή ή του αποσυμπιεστή πρέπει να περιοριστεί κατά τη διάρκεια της φάσης μετάβασης.

Παράμετροι για την πλευρά του συμπιεστή:

C_MODE

Οι πιθανές τιμές για την παράμετρο C_MODE είναι (U)NIDIRECTIONAL, (O)PTIMISTIC και (R)ELIABLE. Το C_MODE ΠΡΕΠΕΙ να αρχικοποιείται σε U.

C_TRANS

Οι πιθανές τιμές για την παράμετρο C_TRANS είναι (P)ENDING και (D)ONE. Το C_TRANS ΠΡΕΠΕΙ να αρχικοποιείται σε D.

Παράμετροι για την πλευρά του αποσυμπιεστή:

D_MODE

Οι πιθανές τιμές για την παράμετρο D_MODE είναι (U)NIDIRECTIONAL, (O)PTIMISTIC και (R)ELIABLE. Το D_MODE ΠΡΕΠΕΙ να αρχικοποιείται σε U.

D_TRANS

Οι πιθανές τιμές για την παράμετρο D_TRANS είναι (I)NITIATED, (P)ENDING και (D)ONE. Το D_TRANS ΠΡΕΠΕΙ να αρχικοποιείται σε D. Μια μετάβαση τρόπου λειτουργίας μπορεί να αρχίσει μόνο όταν D_TRANS είναι D. Όσο το D_TRANS είναι Ι, ο αποσυμπιεστής στέλνει NACK ή ACK που φέρουν ένα  προαιρετικό CRC για κάθε πακέτο που λαμβάνεται.

### Μετάβαση Απο Unidirectional Σε Optimistic Τρόπο Λειτουργίας

Όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα κανάλι ανατροφοδότησης, ο αποσυμπιεστής μπορεί σε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να αρχίσει τη μετάβαση από τον U-Mode στον O-Mode. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πακέτο ανατροφοδότησης που φέρει CRC, με την παράμετρο τρόπου σε O. Ο συμπιεστής μεταβαίνει από τον U-Mode στον O-Mode μόλις λάβει οποιοδήποτε πακέτο ανατροφοδότησης με την παράμετρο τρόπου σε Ο και που περνά τον έλεγχο CRC. Η διαδικασία μετάβασης περιγράφεται στο Σχήμα 43:

Σχήμα 43: Μετάβαση από U-Mode σε O-Mode

### Μετάβαση Απο Optimistic Σε Reliable Τρόπο Λειτουργίας

Η μετάβαση από τον O-Mode στον R-Mode είναι επιτρεπτή μόνο όταν έχει αποσυμπιεστεί σωστά τουλάχιστον ένα πακέτο. Η μετάβαση του τρόπου λειτουργίας αρχίζει μόλις σταλθεί ένα πακέτο ανατροφοδότησης ACK(R) ή NACK(R) που φέρει όμως CRC. Ο συμπιεστής κατά τη διάρκεια της μετάβασης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει τους τύπους πακέτων 0 ή 1. Η διαδικασία μετάβασης περιγράφεται στο Σχήμα 44:

Σχήμα 44: Μετάβαση από O-Mode σε R-Mode

### Μετάβαση Απο Unidirectional Σε Reliable Τρόπο Λειτουργίας

Η μετάβαση από Unidirectional σε Reliable τρόπο λειτουργίας ακολουθεί την ίδια διαδικασία μετάβασης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7.6.3.

### Μετάβαση Απο Reliable Σε Optimistic Τρόπο Λειτουργίας

Η μετάβαση από τον R-Mode σε O-Mode αρχίζει με τη χρήση είτε ενός ACK(O) είτε ενός NACK(O) πακέτου ανατροφοδότησης ενώ ο συμπιεστής κατά τη διάρκεια της μετάβασης πρέπει να λειτουργεί πάντα στη φάση FO. Η διαδικασία μετάβασης περιγράφεται στο Σχήμα 45:

Σχήμα 45: Μετάβαση από R-Mode σε O-Mode

### Μετάβαση Σε Unidirectional Τρόπο Λειτουργίας

Στην πλευρά του συμπιεστή πρέπει να πραγματοποιηθεί μια τριπλή χειραψία για να εξασφαλιστεί η σωστή μετάβαση. Η διαδικασία μετάβασης περιγράφεται στο Σχήμα 46:

Σχήμα 46: Μετάβαση σε U-Mode

### Πακέτα Ανατροφοδότησης Και Οι Μορφές Τους

Όταν ο round-trip χρόνος μεταξύ του συμπιεστή και του αποσυμπιεστή είναι μεγάλος, είναι δυνατόν διάφορα πακέτα να είναι ταυτόχρονα στη διεπαφή. Επομένως, ο αποσυμπιεστής μπορεί να λάβει αρκετά πακέτα αφότου έχει σταλεί η ανατροφοδότηση και προτού προλάβει να αντιδράσει ο συμπιεστής στην ανατροφοδότηση. Επιπλέον, η αποσυμπίεση μπορεί να αποτύχει λόγω residual σφαλμάτων στη συμπιεσμένη επικεφαλίδα.

Επομένως,

- Στον O-Mode κατά την επιτυχή αποσυμπίεση, ο αποσυμπιεστής πρέπει να περιορίσει το ρυθμό με τον οποίον στέλνονται πακέτα ανατροφοδότησης,

- Όταν η αποσυμπίεση αποτυγχάνει, πακέτα ανατροφοδότησης πρέπει να στέλνονται μόνο όταν η αποσυμπίεση αρκετών διαδοχικών πακέτων είναι αποτυχής, και όταν αυτό συμβαίνει, ο ρυθμός ανατροφοδότησης πρέπει να είναι περιορισμένος,

- Όταν λαμβάνονται πακέτα που ανήκουν σε μια απορριφθέν ροή πακέτων, ο ρυθμός ανατροφοδότησης πρέπει να είναι περιορισμένος.

Για RFC-3095 RTP καθορίζονται διάφορες μορφές ανατροφοδότησης προαιρετικών πεδίων.

Έχουμε FEEDBACK-1 και FEEDBACK-2 μορφές ανατροφοδότησης, και CRC, REJECT, SN-NOT-VALID, SN, CLOCK, JITTER και LOSS προαιρετικά πεδία.

## CRCs Συμπίεσης Επικεφαλίδων, Κάλυψη Και Πολυώνυμα

### CRCs ΠΑΚΈΤΩΝ IR ΚΑΙ IR-DYN

Το CRC στα IR και IR-DYN πακέτα υπολογίζεται με βάση ολόκληρο το IR ή IR-DYN πακέτο συμπεριλαμβανομένου του CID ή οποιουδήποτε Add-CID octet, χωρίς όμως την ωφέλιμη πληροφορία. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το CRC, το CRC της επικεφαλίδας τίθεται στο μηδέν.

Το πολυώνυμο για το οκτάμπιτο CRC είναι:

C(x) = 1 + x + x2 + x8

### CRCs Στις Συμπιεσμένες Επικεφαλίδες

Το CRC στις συμπιεσμένες επικεφαλίδες υπολογίζεται με βάση ολόκληρη την  αρχική επικεφαλίδα, πριν από τη συμπίεση.

Τα octets της επικεφαλίδας ταξινομούνται σε CRC-STATIC είτε CRC-DYNAMIC, και το CRC υπολογίζεται με βάση:

- Τα συνδεδεμένα CRC-STATIC octets της αρχικής επικεφαλίδας, τοποθετημένα με την ίδια σειρά όπως εμφανίζονται στην αρχική επικεφαλίδα, ακολουθούμενα από,

- Τα συνδεδεμένα CRC-DYNAMIC octets της αρχικής επικεφαλίδας, τοποθετημένα με την ίδια σειρά όπως εμφανίζονται στην αρχική επικεφαλίδα.

Η πρόθεση είναι ότι μετά το βήμα 1) θα σωθεί το υπολογισμένο CRC. Εφ' όσον δεν αλλάζουν τα CRC-STATIC octets, για τον υπολογισμό του CRC θα πρέπει μόνο να επεξεργαστούν τα  CRC-DYNAMIC octets.

Αυτή η τεχνική μειώνει την υπολογιστική πολυπλοκότητα για τον υπολογισμό του CRC κατά περίπου 60% για IPv4/UDP/RTP και 80% για IPv6/UDP/RTP.

Το πολυώνυμο που χρησιμοποιείται για το 3-bit CRC είναι:

C(x) = 1 + x + x3

Το πολυώνυμο που χρησιμοποιείται για το επτάμπιτο CRC είναι:

C(x) = 1 + x + x2 + x3 + x6 + x7

Το CRC συμπιεσμένων επικεφαλίδων υπολογίζεται με βάση ολόκληρη την αρχική επικεφαλίδα, πριν από τη συμπίεση.

## Χειρισμός Σφάλματος Στο RFC-3095

Ο αλγόριθμος αποκατάστασης σφάλματος στο RFC-3095 ο ισχύει για όλους τους τρόπους λειτουργίας. Η βασική λειτουργία αυτού του αλγορίθμου παρουσιάζεται στις ακόλουθες παραγράφους.

### Αιτία Του CRC Σφάλματος

Η διαφορά στο CRC, μπορεί να προκληθεί από:

- Residual σφάλματα ψηφίων στην παρούσα επικεφαλίδα,

- Ένα χαλασμένο context λόγω residual σφαλμάτων ψηφίων στις προηγούμενες επικεφαλίδες,

- Απώλεια πολλών διαδοχικών πακέτων μεταξύ του συμπιεστή και του αποσυμπιεστή.

### Ενέργεις Κατά Την Αποτυχία Του CRC

Όταν το διαφορετικό CRC προκαλείται από residual σφάλματα ψηφίων στην παρούσα επικεφαλίδα (περίπτωση 1 ανωτέρω), ο αποσυμπιεστής πρέπει να μένει στην παρούσα φάση λειτουργίας για να αποφύγει περιττή απώλεια ακόλουθων πακέτων. Αφ' ετέρου, όταν το διαφορετικό CRC προκαλείται από ένα χαλασμένο context (περίπτωση 2), ο αποσυμπιεστής πρέπει να προσπαθήσει να επισκευάσει το context τοπικά. Εάν αυτή η τοπική προσπάθεια επισκευής αποτύχει, πρέπει να μεταβεί προς μία χαμηλότερη φάση λειτουργίας για να αποφύγει την παράδοσηανακριβών επικεφαλίδων. Όταν το διαφορετικό CRC προκαλείται από παρατεταμένη απώλεια (περίπτωση 3), ο αποσυμπιεστής μπορεί να κάνει πρόσθετη αποσυμπίεση.

Εντούτοις, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε με σιγουριά ποιά είναι η πραγματική αιτία. Για το λόγο αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι κανόνες:

- Όταν ο έλεγχος του CRC αποτυγχάνει μόνο περιστασιακά, πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρουν residual σφάλματα στην παρούσα επικεφαλίδα και απλά πρέπει να απορρίψουμε το πακέτο.

- Στη φάση λειτουργίας Full Context: Όταν ο έλεγχος του CRC στα k_1 από τα τελευταία n_1 αποσυμπιεσμένα πακέτα αποτυγχάνει, ΠΡΕΠΕΙ να υποθέσουμε ότι  έχουμε σφάλμα στο context και ο αποσυμπιεστής πρέπει να μεταβεί στη φάση λειτουργίας στατικού context και να απορρίψει όλα τα πακέτα μέχρι λάβει ένα πακέτο ενημέρωσης (IR, IR-DYN) το οποίο όμως περνά τον του CRC. Ένα πακέτο NACK ΠΡΕΠΕΙ να σταλεί για τους O- και τον R-Mode.

- Στη φάση λειτουργίας Στατικού Context: Όταν αποτυγχάνει ο έλεγχος του CRC στα k_2 από τα τελευταία n_2 πακέτα ενημέρωσεις (IR, IR- DYN), ΠΡΕΠΕΙ να υποθέσουμε ότι  έχουμε σφάλμα στο στατικό μέρος και ο αποσυμπιεστής πρέπει να μεταβεί στη φάση λειτουργίας No Context. Ένα πακέτο STATIC-NACK στέλνεται για τους O- και τον R-Mode.

- Στη φάση λειτουργίας No Context: Ο αποσυμπιεστής απορρίπτει όλα τα πακέτα μέχρι να λειφθεί ένα πακέτο στατικής ενημέρωσης (IR), το οποίο όμως περνά τον έλεγχο CRC.

#### Βασικός Αλγόριθμος

Όταν αποτυγχάνει ο έλεγχος του CRC ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

- Πρώτα, πρέπει να καθοριστεί εάν έχουμε SN LSB wraparound (περίπτωση 3), και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το συμπιεσμένο πακέτο.

- Δεύτερον, αν κατά το προηγούμενο βήμα δεν προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το συμπιεσμένο πακέτο, πρέπει να προσπαθήσουμε να το επισκευάσουμε υπό την προηπόθεση ότι SN αναφοράς δεν έχει ενημερωθεί σωστά.

Εάν αποτύχουν και τα δύο ανωτέρω βήματα, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν πρόσθετες ενέργειες αποσυμπίεσης.

##### Διόρθωση SN LSB Wraparound

Όταν χάνονται πολλά διαδοχικά πακέτα υπάρχει κίνδυνος για wraparound των LSB του αριθμού ακολουθίας. Ο αποσυμπιεστής μπορεί να ανιχνεύσει αυτήν την κατάσταση με τη χρησιμοποίηση του ακόλουθου αλγορίθμου:

- Ο αποσυμπιεστής σημειώνει το χρόνο άφιξης, κάθε επιτυχώς αποσυμπιεσμένου πακέτου.

- Όταν αποτυγχάνει η αποσυμπίεση, ο αποσυμπιεστής υπολογίζει τον χρόνο που παρήλθε (INTERVAL) μεταξύ της άφιξης του προηγούμενου σωστά αποσυμπιεσμένου πακέτου και του παρόν πακέτου.

- Εάν συμβεί wraparound, το INTERVAL αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 2k inter-packet χρόνους, όπου το k είναι ο αριθμός των SN ψηφίων στην παρούσα επικεφαλίδα. Ο αποσυμπιεστής μπορεί έπειτα να κρίνει εάν το INTERVAL μπορεί να αντιστοιχεί σε 2k inter-packet χρόνους.

- Εάν το INTERVAL είναι τουλάχιστον 2k inter-packet χρόνους, ο αποσυμπιεστής προσθέτει 2k στο SN αναφοράς και προσπαθεί να αποσυμπιέσει το πακέτο χρησιμοποιώντας το νέο SN αναφοράς.

- Εάν η αποσυμπίεση αυτή είναι επιτυχής, ο αποσυμπιεστής ενημερώνει το context αλλά ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να παραδώσει το πακέτο στα ανώτερα στρώματα. Η επισκευή context κρίνεται επιτυχής μόνο όταν είναι επιτυχής η αποσυμπίεση του τρίτου πακέτου που χρησιμοποιεί το ενημερωμένο context.  Σε αυτή την περίπτωση αυτό και τα επόμενα αποσυμπιεσμένα πακέτα μπορούν να παραδωθούν στα ανώτερα στρώματα.

- Εάν οποιαδήποτε από τις τρεις προσπάθειες αποσυμπίεσης d) και e) αποτύχει, ο αποσυμπιεστής απορρίπτει τα πακέτα και ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες a) έως c) της παραγράφου 7.8.2.

Το μόνο μειονέκτημα αυτού του μηχανισμού, είναι ότι ο αποσυμπιεστής μπορεί να επισκευάσει το context μετά από υπερβολική απώλεια, εις βάρος της απόρριψης δύο πακέτων.

##### Επισκευή Ανακριβών SN Ενημερώσεων

Το CRC μπορεί να αποτύχει να ανιχνεύσει τα residual σφάλματα στη συμπιεσμένη επικεφαλίδα λόγω του περιορισμένου μήκους του, δηλ. το ανακριβώς αποσυμπιεσμένο πακέτο μπορεί να συμβεί να έχει το ίδιο CRC με το αρχικό ασυμπίεστο πακέτο. Η ανακριβής αποσυμπιεσμένη επικεφαλίδα θα ενημερώσει έπειτα λανθασμένα το context, οδηγώντας σε χρησιμοποίηση λανθασμένου SN αναφοράς.

Ο ακόλουθος αλγόριθμος επιτρέπει στον αποσυμπιεστή να ανιχνεύσει την ανακριβή αποσυμπίεση πακέτων και να κρίνει εάν το context ενημερώθηκε ανακριβώς από ένα προηγούμενο πακέτο και, σε αυτή την περίπτωση, να προσπαθήσει να το  επισκευάσει:

- Ο αποσυμπιεστής διατηρεί δύο αποσυμπιεσμένους αριθμούς ακολουθίας: τον τελευταίο (ref 0) και τον  προηγούμενο (ref -1).

- Κατά λήψη μιας συμπιεσμένης επικεφαλίδας το SN (SN curr1) αποσυμπιέζεται χρησιμοποιώντας το ref 0 ως αναφορά. Τα άλλα πεδία της επικεφαλίδας αποσυμπιέζονται χρησιμοποιώντας το αποσυμπιεσμένο SN curr1.

- Εάν η αποσυμπιεσμένη επικεφαλίδα που παράγεται στο b) περνά τον έλεγχο του CRC, οι αναφορές μετατοπίζονται ως εξής:

ref -1 = ref 0

ref 0 = SN curr1

- Εάν η επικεφαλίδα που παράγεται στο b) δεν περνά τον έλεγχο του CRC και το SN (SN curr2), που παράχθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε το ref -1 ως αναφορά, είναι διαφορετικό από SN curr1, εκτελείται μια πρόσθετη προσπάθεια αποσυμπίεσης βασισμένη στο SN curr2 ως το αποσυμπιεσμένο SN.

- Εάν η αποσυμπιεσμένη επικεφαλίδα που παράγεται στο b) δεν περνά τον έλεγχο του CRC και το SN curr2 είναι ίδιο με το SN curr1, δεν εκτελείται η πρόσθετη προσπάθεια αποσυμπίεσης αφού δεν είναι χρήσιμη.

- Εάν η αποσυμπιεσμένη επικεφαλίδα που παράγεται στο d) περνά τον έλεγχο του CRC, το ref -1 δεν αλλάζει ενώ το ref 0 τίθεται σε SN curr2. Παρόλ’αυτά δύο ακόμα επικεφαλίδες ΠΡΕΠΕΙ να αποσυμπιεστούν επιτυχώς προτού να κριθεί επιτυχής η επισκευή, παραδίδοντας μόνο το τρίτο αποσυμπιεσμένο πακέτο στα ανώτερα στρώματα.

- Εάν η αποσυμπιεσμένη επικεφαλίδα που παράγεται στο d) δεν περνά τον έλεγχο του CRC, οι αποσυμπιεστής ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες a) έως c) της παραγράφου 7.8.2

# Αναπαράσταση IP Τηλεφωνίας Σε RFC-2508 & RFC-3095

## Μοντέλο Προσομοίωσης

Για την αξιολόγηση της απόδοσης των σχεδίων συμπίεσης επικεφαλίδων υλοποιήθηκε ένας προσομοιωτής, περιλαμβάνοντας δύο οντότητες για τη συμπίεση RFC-2507/2508 και RFC-3095. Δύο πρόσθετα οντότητες χρησιμεύουν ως γεννήτρια πακέτων (packet generator) και ως οντότητα μετάδοσης (transmission module). Η γεννήτρια πακέτων δημιουργεί τεχνητές ροές δεδομένων. Τα προαιρετικά πεδία μήκους πακέτου και τύπου πρωτοκόλλου είναι διαμορφώσιμα. Σε αυτή την  οντότητα γίνονται επίσης η αξιολόγηση των αποσυμπιεσμένων πακέτων και η στατιστική αξιολόγηση τους.

Ο συμπιεστής (HC) συμπιέζει στο σημείο συμπίεσης τις TCP/IP και RTP/UDP/IP επικεφαλίδες σύμφωνα με τα RFC-2507/2508 ή RFC-3095 και τις στέλνει πάνω από την εξομοιωμένη διεπαφή αέρα (simulated air interface) στον αποσυμπιεστή (HD). Εκεί, αναδημιουργούνται τα αρχικά πακέτα. Υλοποιήθηκε επίσης και ένα κανάλι ανατροφοδότησης (feedback channel) για να επιτρέψει στις οντότητες συμπίεσης να λειτουργήσουν στον αμφίδρομο τρόπο (bi-directional mode).

Η οντότητα μετάδοσης βρίσκεται μεταξύ τυ συμπιεστή και αποσυμπιεστή. Για την προσομοίωση της διεπαφής αέρα, εφαρμόστηκε μια γεννήτρια τυχαίων σφαλμάτων ψηφίων (random bit error generator) στη συσκευασμένη ροή στοιχείων. Λόγω της διαδικασία interleaving και de-interleaving στα 2ης και 3ης γενιάς συστήματα κινητής επικοινωνίας, η bursty φύση των σφαλμάτων ψηφίων στη διεπαφή αέρα δεν είναι φανερή για τα υψηλότερα στρώματα του πρωτοκόλλου. Τα λανθασμένα πακέτα που επηρεάζονται από σφάλματα ψηφίων απορρίπτονται με αποτέλεσμα να αυξάνουν το ρυθμό απώλειας πακέτων. Το RTT της σύνδεσης ποικίλει. Αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την επανεγκαθίδρυση του context σε περίπτωση απώλειας του context στον αμφίδρομο τρόπο λειτουργίας. Αυτό επιτρέπει την έρευνα της επιρροής του RTT στην απόδοση συμπίεσης.

Σχήμα 47:Επισκόπηση του μοντέλου προσομοίωσης

### Επισκόπηση

Στις ακόλουθες παραγράφους, αναλύεται λεπτομερώς κάθε αντικείμενο αυτού του μοντέλου. Η εξεταζόμενη κυκλοφορία είναι κυρίως τηλεφωνική συνομιλία, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα που αποκομίζονται από τη συμπίεση είναι περισσότερο αισθητά απ’ότι σε άλλους τύπους κυκλοφορίας. Εντούτοις, πραγματοποιούνται προσομοιώσεις για όλους τους τύπους κυκλοφορίας ((conversational, streaming, background, interactive).

### Μοντέλο Χρήστη

Ο χρήστης είναι μια στατιστική γεννήτρια πακέτων. Το πεδίο ωφέλιμης πληροφορίας, ου χαρακτηρίζεται μόνο από το μήκος του, γεμίζεται με πλαστά ψηφία. Η ωφέλιμη πληροφορία τοποθετείται κατοπιν στην εφαρμόσιμη IP/UDP/RTP ή IP/TCP επικεφαλίδα. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επικοινωνίας, ο χρήστης μοντελοποιείται ως μια διαδικασία δύο-καταστάσεων που αντιστοιχεί στις δύο ιδιότητες, ομιλία ή όχι στην περίπτωση της φωνής και μετάδοση στην περίπτωση του web browsing, data downloading κ.λπ.... Από την πλευρά του δικτύου, η κατάσταση ομιλίας/μετάδοσης, αποκαλείται talkspurt, και χρησιμοποιεί πόρους ενώ η κατάσταση μη-ομιλίας/μη μετάδοσης, αποκαλείται silence (σιωπή), και δεν χρησιμοποιεί πόρους. Από την πλευρά του RFC-2507/2508 και RFC-3095, οι silence/idle φάσεις είναι κρισιμότερες από το talkspurt επειδή δημιουργούν άλματα στις δυναμικές τιμές των πεδίων της επικεφαλίδας. Ως αποτέλεσμα γίνονται υποχρεωτικές μακρύτερες επικεφαλίδες για κατάλληλη αποσυμπίεση. Στην περίπτωση του RFC-2507/2508, αυτό σημαίνει τη μετάδοση FULL_HEADER πακέτων, ενώ στην περίπτωση του RFC-3095 μετάδοση πακέτων Type_2 με επεκτάσεις.

Σχήμα 48: Αλυσίδα Markov για το μοντέλο χρήστη

Μελέτες έχουν δείξει ότι η αλυσίδα Markov μπορεί να μοντελοποιήσει ένα χρήστη τηλεφώνου. Η διάρκεια της σιωπής και του talkspurt διανέμονται ως μια αρνητικά-εκθετική συνάρτηση. Οι μέσες τιμές έχουν καθοριστεί μέσω μετρήσεων και υπολογισμών. Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτά. Η μικρή διαφορά στις τιμές οφείλεται στη χρήση διαφορετικών αλγορίθμων ανίχνευσης- ομιλίας.

|  | Μετρήσεις [BRA] | Προσέγγιση [GRU] | Προσέγγιση [LEE] |
| --- | --- | --- | --- |
| talkspurt (ms) | 1125 | 1150 | 1300 |
| silence (ms) | 1721 | 1760 | 2220 |

Πίνακας 6 Παράμετροι μοντέλου ομιλίας

Στην πραγματικότητα, ο καθορισμός ενός ενεργού ή ανενεργού ομιλητή εξαρτάται από τις παραμέτρους του codec.

Η ανίχνευση της ομιλίας (Voice Activity Detection-VAD, Ανίχνευση Δραστηριότητας Φωνής), η παραγωγή ήχου άνεσης (comfort noise) στις φάσεις σιωπής τροποποιούν ελαφρώς το μοντέλο της γεννήτριας πακέτων.

Κάθε προσομοίωση αποτελείται από διάφορες περιόδους επικοινωνίας και η διάρκειά τους διανέμεται αρνητικός-εκθετικά. Δεδομένου ότι η αρχικοποίηση μιας περιόδου επικοινωνίας είναι ένα κρίσιμο σημείο, υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον για την εξέταση ενός μεγάλου αριθμού περιόδων επικοινωνίας. Η μέση χρονική διάρκεια μιας περιόδου επικοινωνίας είναι από 5 έως 6 ώρες.

### Χαμηλότερα Σρώματα

Για να χαρακτηριστούν τα χαμηλότερα στρώματα του RAN, αναμιγνύονται δύο τύποι επεξεργασίας: ο ένας είναι προσανατολισμένος σε ψηφία (bit-oriented), ενώ ο άλλος είναι προσανατολισμένος σε πακέτα (packet-oriented). Η bit-oriented επεξεργασία (BOP) εξετάζει την μετάδοση στο στρώμα 1 ενώ η packet-oriented (POP) εξετάζει το χειρισμό πακέτων στο στρώμα 2. Τα μοντέλα προσομοίωσης χρησιμοποιούνται για να εξάγουν τη συμπεριφορά του συστήματος, κυρίως από την άποψη της διανομής σφαλμάτων. Το μοντέλο εξομοίωσης είναι ένα μαύρο κουτί που επηρεάζει τα εισερχόμενα δεδομένα, όπως θα έκανε το πραγματικό σύστημα, χωρίς γνώση της εσωτερικής πολυπλοκότητας του. Στην εξομοίωση, το BOP περιέχει όλες τις διαδικασίες μετάδοσης ενώ ο το POP πραγματοποιείται με look-up πίνακες. Σε μια προσομοίωση, το BOP μοντελοποιείται σε μια λειτουργία διανομής σφάλματος ενώ το POP βασίζεται στη πιθανότητα απόρριψης.

#### Στρώμα Συνδέσεων Στοιχείων (Data Link Layer)

Τα RLC περιστατικά πρέπει να απορρίπτουν αλλοιωμένα πακέτα (μη αναγνωρισμένος τρόπος μεταφοράς στοιχείων) ή στην περίπτωση της αναγνωρισμένης μεταφοράς στοιχείων πρέπει να παρέχουν το word της πληροφορίας απόρριψης, έτσι ώστε η PDCP οντότητα να μπορέσει να επεξεργαστεί το πακέτο αναλόγως.

Όταν το RLC λειτουργεί στο διαφανή τρόπο μεταφοράς στοιχείων, το στρώμα συνδέσεων στοιχείων είναι διαφανές. Αυτό σημαίνει ότι η ένδειξη μήκους του είναι πάντοτε σωστή και ότι δεν υπάρχει καμία προστασία σφάλματος στο πεδίο πληροφορίας του L2-SDU. Επομένως, όταν στο κανάλι εισάγονται σφάλματα ψηφίων, ο αποσυμπιεστής λαμβάνει πακέτα, που τελικά περιέχουν σφάλματα ψηφίων. Το σενάριο αυτό αντιστοιχεί σε ένα L2-checksum που καλύπτει μόνο τα L2 πεδία. Όταν έχουμε απώλειες πακέτων στο κανάλι, ο αποσυμπιεστής λαμβάνει πακέτα, που είναι απαλλαγμένα από σφάλματα ψηφίων. Το σενάριο αυτό αντιστοιχεί σε ένα L2-checksum που καλύπτει όχι μόνο τα L2 πεδία αλλά ολόκληρο το πεδίο πληροφορίας. Παρόλ’αυτά, αυτό δεν είναι αληθινό στην περίπτωση της αναγνωρισμένης/μη- αναγνωρισμένης μεταφοράς στοιχείων, δεδομένου ότι παρέχουν μηχανισμούς προστασίας σφάλματος.

#### Χαρακτηρισμός Καναλιού

Η ασύρματη μετάδοση εμφανίζει ένα non-trivial μοντέλο μετάδοσης επειδή είναι μη-καθοδηγούμενη, σε ένα ανομοιόμορφο χώρο με το δέκτη και τον πομπό να κινούνται. Η σύνθετη τοπολογία του περιβάλλοντος προκαλεί πολλαπλές αντανακλάσεις με διάφορους παράγοντες μείωσης του διαβιβασθέντος σήματος μεταξύ της κεραίας μετάδοσης και λήψης. Όλα τα μονοπάτια του σήματος συνδυάζονται στο δέκτη. Η κινητικότητα του χρήστη εισάγει μετατοπίσεις Doppler στη συχνότητα μεταφοράς carrier frequency) που ποικίλλει ανάλογα με την ταχύτητα του χρήστη. Το ασύρματο κανάλι χαρακτηρίζεται ως κανάλι εξασθένισης πολλαπλών διαδρομών (multipath fading). Η εξασθένιση αποτελείται από δύο συστατικά: μεγάλης και μικρής κλίμακας. Η εξασθένιση μεγάλης κλίμακας προκαλείται από τη γεωγραφική τοπολογία, εισάγοντας μείωση του path σύμφωνα με τον παράγοντα μείωσης και την γεωγραφική τοπολογία. Η εξασθένιση μικρής κλίμακας προκαλείται από τη σχετική κίνηση του χρήστη στο περιβάλλον μετάδοσης.

Και για τις δύο περιπτώσεις, είναι διαθέσιμα στατιστικά μοντέλα κανονικής λογαριθμικής εξασθένισης (Rayleigh εξασθένιση, λειτουργίες Nakagami, λειτουργίες Rice). Το GSM [ GSM ] προσδιορίζει τέσσερα χαρακτηριστικά είδη περιβάλλοντος: αγροτική περιοχή, λοφώδης έκταση, αστική και Αστική 50 για την εξασθένιση μεγάλης κλίμακας. Για κάθε προφίλ μετάδοσης, προβλέπεται μια χαρακτηριστική ταχύτητα χρήστη, προσθέτοντας ένα πέμπτο πριφίλ, το στατικό. Πίνακες περιγράφουν τις tapped-delay-line παραμέτρους για κάθε ένα από τα επίγεια περιβάλλοντα δοκιμής. Για κάθε tap καναλιού δίνονται τρεις παράμετροι: η χρονική καθυστέρηση σχετική με το πρώτο tap, η μέση ισχύς σχετικά με το ισχυρότερο tap, και το φάσμα Doppler για κάθε tap.

Πράγματι, τέτοια μοντέλα είναι χρήσιμα για το χαρακτηρισμό των προτύπων σφάλματος σχετικά με τα ψηφία μετάδοσης, αλλά τα πρότυπα αυτά δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν στα δεδομένα λόγω της πολυπλοκότητας του μέσου μετάδοσης. Διάφοροι μετασχηματισμοί γίνονται στα δεδομένα: κωδικοποίηση, interleaving, mapping και διαμόρφωση, προκειμένου να διανεμηθούν οι διαταραχές στη διεπαφή αέρα όσο το δυνατόν πιό ομοιόμορφα σε όλα τα δεδομένα. Επομένως, τα σφάλματα στα ψηφία δεδομένων εξαρτώνται όχι μόνο από τις συνθήκες μετάδοσης αλλά και από τους μετασχηματισμούς που εφαρμόζονται.

Σχήμα 49: Μοντέλο απλού δυαδικού καναλιού

Σε αυτό το μοντέλο, υλοποιήθηκε ένα απλό δυαδικό κανάλι, όπου η πιθανότητα p ενός σφάλματος ψηφίου είναι ίση με το BER. Με ένα τέτοιο κανάλι, δεν είναι δυνατό να μοντελοποιηθεί το burstiness των εμφανιζόμενων σφαλμάτων ψηφίων, δεδομένου ότι το μοντέλο δεν έχει φάσεις λειτουργίας (stateless). Στην πραγματικότητα, το interleaving στη μετάδοση θεωρείται ως ιδανικό, διασκορπίζοντας ομοιόμορφα τα σφάλματα ψηφίων στην ακολουθία ψηφίων. Κάποια περισσότερο σύνθετα μοντέλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το κανάλι, όπως τα μοντέλα Gilbert-Elliot για να προκαλέσουν κάποιο burstiness στη διανομή του σφάλματος ψηφίων. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να παραχθούν οι διαβιβασθείσες ακολουθίες ψηφίων, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλίδας και των trailers του στρώματος 2. Σε αυτό το μοντέλο, το στρώμα 2 θεωρήθηκε διαφανές.

#### Καθυστέρηση

Για λόγους απλοποίησης, εξετάζεται η χειρότερη περίπτωση, χρησιμοποιώντας την τιμή της μέγιστης καθυστέρησης αφού το μοντέλο συμπίεσης είναι ευαίσθητο στην καθυστέρηση. Στην πραγματικότητα, κάθε πακέτο καθυστερείται στη διεπαφή αέρα αλλά για λόγους προσομοίωσης, μόνο το RTT είναι σημαντικό. Πράγματι, η ευαισθησία της μεθόδου στην καθυστέρηση προκύπτει από το χρόνο που χρειάζεται για την απαίτηση μιας ενημέρωσης context. Οι ακόλουθες γραφικές στοχεύουν στο να αποδείξουν ότι και τα δύο αυτά μοντέλα είναι ισοδύναμα όσον αφορά τις συνθήκες μετάδοσης και την ισχύ του context στον αποσυμπιεστή.

Στην πρώτη λύση, κάθε λήψη πακέτων σχεδιάζεται μετά από την αποτελεσματική καθυστέρηση διάδοσης στο κανάλι. Αυτή αντιπροσωπεύει πιστά το τι συμβαίνει στη διεπαφή αέρα. Εντούτοις, μια τέτοια αντιπροσώπευση είναι πιό πολύπλοκη δεδομένου ότι απαιτούνται περισσότερα schedules για τη μετάδοση πακέτων. Στη δεύτερη λύση, αναβάλλεται μόνο η λήψη των αιτημάτων αλλά του ολικού RTT. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει πιστά το τι συμβαίνει στη μετάδοση αλλά βελτιστοποιείται για αληθινές ως προς το χρόνο προσομοιώσεις.

Οι ακόλουθες συντμήσεις χρησιμοποιούνται:

- P είναι για ένα πακέτο χρήστη,

- Α είναι για ένα συγχρονισμό context (actualization),

- R είναι για αίτηση context.

Οι ακόλουθες υποθέσεις έγιναν:

- Οι εμπρόσθιες και οι οπίσθιες καθυστερήσεις είναι σταθερές (όταν ποικίλλουν λαμβάνεται η χειρότερη αξία),

- RTT = εμπρόσθια + οπίσθια (ανά ορισμό),

- Τα πακέτα παραδίδονται σε σειρά (αυτό είναι ένα μοντέλο μόνο για RAN),

- Τα χαρακτηριστικά του καναλιού εξαρτώνται από το χρόνο λόγω της υποτιθέμενης στατικότητας (stationarity).

Σχήμα 50: Καθυστέρηση στο εμπρόσθιο και οπίσθιο κανάλι

Και οι δύο λύσεις είναι ισοδύναμες για τη δοκιμή του μοντέλου συμπίεσης δεδομένου ότι οι μεταβλητές της φάσης λειτουργίας του συμπιεστή και του αποσυμπιεστή έχουν τις ίδιες τιμές όταν φθάνουν τα πακέτα. Αυτή η ομοιότητα στη φάση λειτουργίας επιτρέπει την ισοδύναμη χρήση και των δύο σεναρίων αν και οι χρόνοι λήψης των πακέτων είναι διαφορετικοί.

### Πρωτόκολλα Υψηλότερου Στρώματος

Το πέρασμα από το δίκτυο κορμού προκαλεί απώλειες. Τα patterns τους πρέπει να μοντελοποιηθούν στατιστικά. Πρέπει να επιλεχτούν κάποια πρότυπα απώλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι αποδόσεις του αλγορίθμου για διάφορα σενάρια. Πράγματι, οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται μόνο στο downlink. Επομένως, μπορούν να μελετηθούν δύο περιπτώσεις: το uplink χωρίς απώλειες στο δίκτυο κορμού και το downlink με απώλειες στο δίκτυο κορμού. Στο uplink, το τερματικό υλοποιεί “ελεύθερα” όλα τα πεδία επικεφαλίδων. Κατά συνέπεια, είναι προτιμόμενα ο διαδοχικός προσδιορισμός IP και η απενεργοποίηση του UDP checksum. Για το downlink, επιβάλλεται η εφαρμογή καθιστώντας το downlink ακόμα χειρότερο.

Όταν υποστηρίζεται η αποφυγή συμφόρησης ή κάποιος τύπος διαχείρισης του εύρους ζώνης τα πεδία ToS και TTL υπόκεινται σε αλλαγές. Το CSRC μπορεί να αλλάξει μόνο σε εφαρμογές συνδιασκέψεων όταν φθάνουν κάποιοι συμμετέχοντες ή όταν φεύγουν. Ο τύπος της ωφέλιμης RTP πληροφορίας ή το δέλτα TS πεδίο μπορούν να αλλάξουν μόνο όταν αλλάζει μεταξύ διάφορων τύπων ωφέλιμης πληροφορίας ή ρυθμού κωδικοποίησης. Τέτοιες αλλαγές δεν εξετάζονται εδώ, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν ο ρόλος ενός session manager. Ο σχεδιασμός του θα απαιτούσε την ακριβή γνώση για τα διαδικασίες άφιξης όλων εκείνων των γεγονότων. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει διαθέσιμο κανένα μοντέλο για εκείνες τις διαδικασίες δεδομένου ότι η χρήση αυτών των προαιρετικών δυνατοτήτων δεν προσδιορίζεται και εξαρτάται επομένως έντονα από τις επιλογές της εφαρμογής. Επομένως οι τιμές των πεδίων αλλάζουν τυχαία σε κάθε περίοδο επικοινωνίας αλλά παραμένουν σταθερές ανά περίοδο επικοινωνίας.

### Ρυθμός Σφάλματος Ψηφίων (Bit Error Rate-BER)

Γενικά ο τύπος σφαλμάτων που εμφανίζονται στη διεπαφή αέρα είναι εκρήξεις σφαλμάτων, δηλ. σειρές ψηφίων με σφάλματα ψηφίων. Παραδείγματος χάριν αυτές οι εκρήξεις μπορούν να προκύψουν από την εξασθένιση, που προκαλείται από την πολλαπλή διάδοση του κύματος (multiple wave propagation). Τα σήματα θα αντανακλαθούν από εμπόδια όπως σπίτια ή λόφους και θα φθάσουν στην κεραία του δέκτη ακολουθώντας διάφορα μονοπάτια. Αυτά τα σήματα αλληλεπιδρούν το ένα το άλλο. Η ποικίλη ισχύς σημάτων προκύπτει από παρέμβαση, στην περίπτωση διαφορετικών αντανακλάσεων, εξαιτίας της μετακίνησης του πομπού ή από (κινούμενα) αντικείμενα, που βρίσκονται μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Κατόπιν μπορούν να συμβούν μετατοπίσεις φάσης ή γρήγορη μείωση της ισχύς του σήματος. Σε κάθε περίπτωση η μετάδοση διαταράσεται και για μια χρονική περίοδο ο δέκτης χάνει ψηφία έως ότου η ποιότητα μετάδοσης γίνει καλύτερη ή προσαρμοστεί ο δέκτης στα νέα χαρακτηριστικά της σύνδεσης.

Όσον αφορά τα διαβιβασθέντα πακέτα, εξαρτάται από τα διαφορετικά σχέδια επεξεργασίας πακέτων πώς αυτές οι εκρήξεις σφαλμάτων θα επηρεάσουν τα πακέτα.

Από την πλευρά του πομπού, θα προσκοληθεί ένα CRC στο πακέτο. Μετά από αυτό για λόγους απόδοσης, τα δεδομένα τέμνονται σε ομάδες δεδομένων.

Στην περίπτωση codecs φωνής, κάθε ψηφίο δεν έχει την ίδια σημασία με τα  άλλα, μερικά επιδρούν περισσότερο στην ομιλία, ενώ άλλα λιγότερο. Εάν αλλάζουν ασήμαντα ψηφία, η επίδραση δεν είναι μεγάλη. Για να χρησιμοποιηθεί το γεγονός αυτό, τα δεδομένα φωνής  χωρίζονται σε 3 κανάλια: Τα Α, Β και Γ. Το δεδομένα του καναλιού Α είναι τα σημαντικότερα και έτσι σε αυτό το κανάλι προστίθεται το περισσότερο redundancy. Τα δεδομένα του τύπου Γ δεν έχουν κανέναν redundancy. Κατά την αποκωδικοποίηση, πακέτα με λανθασμένο κανάλι Α απορρίπτονται ενώ ανέχονται σφάλματα στα άλλα κανάλια. Στην περίπτωση πακέτων δεδομένων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) κάθε ψηφίο έχει την ίδια σημασία και κάθε ψηφίο αντιμετωπίζεται ίσα. Πακέτα με λανθασμένα δεδομένα δεν ανέχονται.

Και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν convolutional codecs για να προσθέσουν πλεονασμό.

Κατόπιν, τα πακέτα θα επεξεργαστούν από την interleaving διαδικασία. Μετά από την πολυπλεξία διαφορετικών ροών, όπως ομιλίας και δεδομένων σε ένα (φυσικό) κανάλι τα πακέτα περνούν από ένα δεύτερο interleaving προτού διαβιβαστούν.

Το πακέτο στην πλευρά του δέκτη, μπορεί να φθάσει λίγο ή πολύ αλλοιωμένο συμπεριλαμβανομένων εκρήξεων σφαλμάτων. Η δεύτερη διαδικασία interleaving όπως και η πρώτη και η απο-πολυπλεξία της ροής θα “απλώσει” τις εκρήξεις σφάλματος σε μεμονωμένα σφάλματα ψηφίων που διανέμονται σε ολόκληρο το πακέτο με την αναδιοργάνωση των ψηφίων. Ο αποκωδικοποιητής Viterbi επεξεργάζεται το redundancy που προστίθεται από τους convolutional κώδικες.

Οι αποκωδικοποιητές Viterbi υπολογίζουν την πιθανότερη ροή ψηφίων από το λαμβανόμενο σήμα. Σε περίπτωση πάρα πολλών σφαλμάτων ψηφίων στο ρεύμα εισόδου, ο αποκωδικοποιητής Viterbi αποτυγχάνει και παράγει εκρήξεις σφαλμάτων ψηφίων.

Ανάλογα με τα διαφορετικά κανάλια δεδομένων τα πακέτα υποβάλλονται σε διαφορετική επεξεργασία. Εάν δεν προστέθηκε κανένας convolutional κώδικας, τα δεδομένα μπορεί να έχουν μεμονωμένα σφάλματα ψηφίων που προκλήθηκαν από τη διαδικασία interleaving. Εάν χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι κώδικες, η πιθανότητα εκρήξεων σφάλματος είναι υψηλότερη.

Η ανάλυση είναι ότι τα σφάλματα ψηφίων στις ροές πακέτων μπορούν να εμφανιστούν ως μεμονωμένα σφάλματα ψηφίων και ως εκρήξεις σφάλματος ψηφίων. Αυτό οδηγεί σε 2 δοκιμές, μία με μεμονωνένα σφάλματα ψηφίων και μία με εκρήξεις σφάλματος ψηφίων.

Τα μεμονωνένα σφάλματα ψηφίων μπορούν να δημιουργηθούν από μια στατιστική λειτουργία σφάλματος, η οποία δίνει το BER. Για τις εκρήξεις σφάλματος υπάρχουν διαθέσιμες μόνο μερικές καταγραφές.

Το Σχήμα 51 εμφανίζει το BER που παράγεται από τη στατιστική λειτουργία:

Σχήμα 51: Παραγόμενο bit error mask

Το Σχήμα 52 εμφανίζει το BER από ένα αρχείο προσομοιωμένης μετάδοσης:

Σχήμα 52: Καταγραμμένο bit error mask

Ο Χ-άξονας αντιπροσωπεύει το χρόνο, ο Υ-άξονας τον αριθμό σφαλμάτων ψηφίων ανά 512 Byte-Block. Οι 2 αυτές γραφικές  έχουν σχεδόν το ίδιο BER.

Στην πραγματικότητα η συμπεριφορά των προσομοιώσεων με τα παραγμένα αρχεία BER και τα καταγραμμένα αρχεία (έχοντας το ίδιο BER) δεν είναι ίδιες 100%. Το αποτέλεσμα είναι ότι η λειτουργία σφάλματος δεν μπορεί να περιγράψει ρεαλιστικά τη συμπεριφορά σφάλματος στη διεπαφή αέρα.

Για να προσομοιωθεί ρεαλιστικότερα η συμπεριφορά του σφάλματος ψηφίων, χρησιμοποιήθηκε ένα αρχείο προσομοιωμένης GSM μετάδοσης. Αυτό αποτελεί ένα ρεαλιστικό πρότυπο σφάλματος ψηφίων. Αρχεία προσομοιωμένων UMTS μεταδόσεων δεν ήταν διαθέσιμα κατά τη συγγραφή αυτής της διατριβής, αλλά η σύγκριση μεταδόσεων GSM και UMTS πρέπει να είναι πιό ίση από οποιαδήποτε λειτουργία προσομοίωσης σφαλμάτων.

Τα αρχεία των καταγραμμένων αυτών μεταδόσεων είναι διαθέσιμα με διάφορα ποσοστά σφάλματος ψηφίων. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μπορούν να περιληφθούν μετά βίας στο RLC λόγω της κατασκευής των αρχείων. Στα αρχεία αυτά κάθε διαβιβασθέν ψηφίο αντιπροσωπεύεται από ένα byte. Διαφορετικές τιμές είναι πιθανές περιγράφοντας εάν ένα ψηφίο μπορεί να ληφθεί σωστά, χαλασμένα ή εάν απορρίπτεται ολόκληρο το πακέτο λόγω ουσιαστικών σφαλμάτων στην πληροφορία ελέγχου του πακέτου.

Για να μπορέσει το RLC να επεξεργαστεί απλά αυτά τα αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα ως bit mask επιτρέποντας εύκολη και γρήγορη επεξεργασία μαζί με τα δεδομένα. Για να πραγματοποιηθεί κατ' αυτό τον τρόπο, υλοπποιήθηκε συγκεκριμένο λογισμικό μετατρέποντας τα δεδομένα στην απαραίτητη μορφή. Αυτός σημαίνει ότι 8 Bytes θα συγχωνευθούν σε 8 Bits. Εάν ένα Bit άλλαξε κατά τη μετάδοση, τίθεται σε 1, εάν λήφθηκε σωστά τίθεται σε 0. Αυτό είναι ίδιο με ένα  bit mask που πρέπει απλά να γίνει XOR'ed με τα δεδομένα - ψηφία που έχουν τιμή μηδέν αλλάζουν, τα υπόλοιπα μένουν όπως είναι.

Εκτός αυτού, ο μετατροπέας υπολογίζει το πραγματικό ρυθμό σφάλματος ψηφίων των αρχείων δεδομένων ή αγνοεί τα πακέτα που απορρίφθηκαν. Ο μετατροπέας θα μπορούσε επίσης να είναι μέρος του RLC αλλά μια εξωτερική εφαρμογή κρατά το RLC απλό.

Τα αρχικά καταγραμμένα αρχεία καλούνται αρχεία CAT και τα τροποποιημένα αρχεία BER αρχεία.

# Ανάλυση

## Σενάρια Προσομοίωσης

Σε αυτήν τη διδακτορική διατριβή, εξετάστηκαν διάφοροι όροι μετάδοσης. Μελετήθηκαν επίσης η επιρροή που ασκούν το προφίλ, οι μηχανισμοί ανανέωσης και το δίκτυο κορμού που βρίσκεται μεταξύ του χρήστη και του συμπιεστή στο downlink.

### Επιρροή Των Συνθηκών Μετάδοσης

Τρεις παράγοντες καθορίζουν τις συνθήκες μετάδοσης: το BER (ρυθμός σφάλματος ψηφίων), το PLR (ρυθμός απώλειας πακέτων) και το RTT. Τα σφάλματα ψηφίων αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με τα αν εμφανίστηκαν στις επικεφαλίδες του στρώματος 2, στις συμπιεσμένες επικεφαλίδες του IP πρωτοκόλλου ή στην ωφέλιμη πληροφορία. Τα πακέτα όταν βλαφθούν στη διεπαφή αέρα απορρίπτονται από το στρώμα 2 με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται άλλο ποια ως instances από το στρώμα 2. Επομένως, ο προσδιορισμός του BER πρέπει να γίνει για τα πακέτα που μεταδίδονται στη διεπαφή αέρα, δηλαδή πριν αρχίσουν να απορρίπτονται.

### Επιρροή Του Προφίλ Συμπίεσης

Η μετάδοση του UDP checksum αυξάνει κατά 2 bytes τα συμπιεσμένα πακέτα. Όταν οι συνθήκες μετάδοσης είναι καλές, τα 2 αυτά bytes σπαταλούν εύρος ζώνης επειδή το UDP checksum δεν ανιχνεύει σφάλματα ψηφίων που δεν μπορεί να ανιχνεύσει το CRC της συμπίεσης επικεφαλίδων. Όταν οι συνθήκες μετάδοσης είναι ιδιαίτερα άσχημες, το UDP checksum επηρεάζεται συχνά με αποτέλεσμα να προκαλέσει συμπληρωματικές απορρίψεις. Σε αυτήν τη διδακτορική διατριβή εξετάζονται μόνο τρία προφίλ συμπίεσης. Το προφίλ 1, το οποίο είναι για RTP κυκλοφορία, το προφίλ 2, το οποίο είναι για UDP κυκλοφορία και το προφίλ 3, το οποίο είναι για TCP κυκλοφορία.

### Επιρροή Της Συχνότητας Ανανέωσης/Ενημέρωσης Του Context

Είναι προφανές ότι η ανάγκη για ανανέωση εξαρτάται από τις συνθήκες μετάδοσης. Όσο πιό διαταραγμένη είναι η μετάδοση, τόσο συχνότερα απαιτούνται ανανεώσεις. Όταν ο συμπιεστής γνωρίζει ποιές είναι οι συνθήκες μετάδοσης, όπως το BER και το PLR, τότε μπορεί να συντονιστεί η συχνότητα ανανέωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες. Εντούτοις, δεν είναι προφανής η πραγματική αποδοτικότητα αυτών των ανανεώσεων. Πράγματι, είναι αποδοτικές μόνο εάν βοηθούν στη μείωση των απωλειών context στον αποσυμπιεστή. Για να αποδώσουν, πρέπει να συμπέσουν με έναν όσο το δυνατό συχνότερα απο-συγχρονισμό του αποσυμπιεστή.

### Επιρροή Της Ακεραιότητας Της Εισερχόμενησ Ροής Πακέτων

Δεδομένου ότι τα RFC-2507/2508/3095 κωδικοποιούν τον πλεονασμό στη ροή πακέτων είναι αναμενόμενο ότι η αποδοτικότητα συμπίεσης των RFC-2507/2508/3095 εξαρτάται από την ακεραιότητα της εισερχόμενης ροής πακέτων. Πράγματι, όταν τα πακέτα απορρίπτονται πρίν φθάσουν στο συμπιεστή, π.χ. όταν διασχίζουν ένα αναξιόπιστο δίκτυο κορμού, ο συμπιεστής δεν μπορεί να συμπιέσει βέλτιστα την ελλιπής ροή, λόγω μη ομαλών αλλαγών στα πεδία ακολουθίας. Επομένως, η απώλεια πακέτων στην είσοδο του συμπιεστή παράγει συμπληρωματικά overheads υπό μορφή επεκτάσεων στα ΣΥΜΠΙΕΣΜΈΝΑ/Type-2 πακέτα ή στα πακέτα ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗΣ για τα μοντέλα συμπίεσης RFC-2508 και RFC-3095 αντιστοίχως.

## Μετρήσεις Προσομοίωσης

### Μέτρα Απόδοσης

Συμβατικά μοντέλα συμπίεσης παράγουν μακροχρόνιες εκρήξεις απώλειας πακέτων. Αυτή η συμπεριφορά είναι ένα ουσιαστικό μέτρο απόδοσης του μοντέλου συμπίεσης. Για QoS ο αποφασιστικός παράγοντας είναι οι διατερματικές απώλειες. Απώλειες στο δίκτυο κορμού, στη διεπαφήαέρα και στον αποσυμπιεστή συμβάλλουν στις διατερματικές απώλειες. Αυτή η διδακτορική διατριβή εστιάζει στο μοντέλο  συμπίεσης, επομένως οι απώλειες που λαμβάνονται υπόψη είναι μόνο αποτυχίες αποσυμπίεσης. Υπάρχουν δύο τύποι αποτυχιών:

- Απορρίψεις από τον αποσυμπιεστή λόγω άκυρου context ή επειδή η συμπιεσμένη επικεφαλίδα περιέχει πάρα πολλά σφάλματα και

- Απώλειες λόγω misrouting όταν πολυπλέκονται πολλές ροές.

Ο τελευταίος είναι δευτερεύουσας σημασίας και δε θα εξεταστεί, δηλ. προσομοιώνεται μόνο μια ροή πακέτων.

Η στατιστική αξιολόγηση γίνεται από την άποψη της μέσης τιμής και από την άποψη της διανομής διάρκειας των εκρήξεων απώλειας.

Η απόδοση της συμπίεσης μετριέται από την άποψη των overhead που εισάγονται από το μοντέλο συμπίεσης έναντι αυτών στα ασυμπίεστα πακέτα. Τα συμπιεσμένα, ασυμπίεστα πακέτα, τα πακέτα πλήρους επικεφαλίδας και τα πακέτα αιτήματος επικεφαλίδων καθώς επίσης και τα IR, IR-DYN πακέτα και πακέτα συμπιεσμένων επικεφαλίδων καθώς και οι επικεφαλίδες ανατροφοδότησης συμβάλλουν στο overhead των σχεδίων συμπίεσης RFC-2507/2508 και RFC-3095 αντιστοίχως.

### Ιδανική Συμπίεσης Επικεφαλίδων

Προκειμένου να έχουμε ένα μοντέλο αναφοράς για την αξιολόγηση της απόδοσης των συμπιεστών, αρχικά υπολογίσαμε αυτό που καλούμε ιδανικό μοντέλο συμπίεσης επικεφαλίδων. Αυτό το θεωρητικά βέλτιστο μοντέλο προκύπτει από τον υπολογισμό του ρυθμού απώλειας πακέτων εξαιτίας της διαταραχής των πακέτων στη διεπαφή αέρα. Πρόσθετες απώλειες πακέτων λόγω απώλειας context δεν εξετάζονται. Επομένως αντιπροσωπεύει την ιδανική περίπτωση.

Το ιδανικό μοντέλο συμπίεσης επικεφαλίδων συμπιέζει πάντα την επικεφαλίδα και δεν απορρίπτει ποτέ πακέτα στον αποσυμπιεστή, λόγω απώλειας context. Ένα τέτοιο μοντέλο δεν είναι επιτεύξιμο στην πραγματικότητα αλλά μας δίνει ένα σημείο αναφοράς για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε την απόδοση των RFC-2507/2508 και RFC-3095.

## Προσομοιώσεις

Οι τύποι πακέτων που εξετάζονται είναι IPv6 με TCP ή UDP πακέτα, προαιρετικά με επικεφαλίδες επεκτάσεων στην περίπτωση του UDP. Εξετάζοντας ρεαλιστικές ροές, το UDP μπορεί να υπάρξει για VoIP ή για τηλεοπτική ροή, ενώ το TCP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιήγηση στο web. Για να κάνουμε δοκιμές με μια ρεαλιστική ροή, χρησιμοποιείται μια καταγραμμένη TCP ροή. Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία καταγραμμένη UDP ροή, αλλά δεδομένου ότι για VoIP οι τιμές των παραμέτρων, όπως το μέγεθος πακέτων, είναι γνωστές μπορεί να παραχθεί μια ροή πακέτων.

Γενικά το μέγεθος της ωφέλιμης πληροφορίας επηρεάζει επίσης την ανάλυση. Για μια τυχαία παραγωγή σφάλματος ψηφίων, ο παράγοντας αυτός μπορεί να εξεταστεί μαθηματικά.

Όσον αφορά ένα τεράστιο μέρος της μάσκας σφάλματος ψηφίων, ο ρυθμός σφάλματος ψηφίων είναι σχεδόν σταθερός, οδηγώντας σε μια συγκεκριμένη αναλογία μεταξύ του BER και του ρυθμού απώλειας πακέτων PER. Το PER είναι η αναλογία πακέτων όπου η μπροστινή διόρθωση σφάλματος δεν μπορεί να παραγάγει ένα πακέτο χωρίς σφάλματα λόγω πάρα πολλών σφάλματα ψηφίων.

Εντούτοις, όταν η συμπεριφορά σφάλματος είναι bursty, δεν είναι πλέον δυνατή η απλή αναλυτική επεξεργασία.

### Χειρισμός Σφάλματος

Εάν ένα πακέτο αλλοιωθεί στη διεπαφή αέρα, ένας μεγάλος αριθμός πακέτων που ακολουθούν μπορεί να χαθούν κατά τη διαδικασία συμπίεσης / αποσυμπίεσης επικεφαλίδων λόγω απώλειας context. Οι μηχανισμοί αποκατάστασης σφάλματος αποφεύγουν τέτοιες παρατεταμένες απώλειες πακέτων.

Οι διαθέσιμοι αλγόριθμοι αποκατάστασης σφάλματος έχουν ήδη καθοριστεί/αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια. Σε κάθε σενάριο είναι δυνατόν να αναλυθεί κάθε αλγόριθμος ή συνδυασμοί τους.

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Twice όλοι οι άλλοι μπορούν να εξεταστούν τόσο για TCP όσο και για UDP πακέτα. Μόνο ο  Twice απαιτεί TCP πακέτα επειδή χρησιμοποιεί δέλτα-πεδία που δεν είναι διαθέσιμα στο UDP.

# Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Οι βασικοί αλγόριθμοι μπορούν να περιγραφούν μαθηματικά αλλά οι συνδυασμοί τους είναι αρκετά πολύπλοκοι, έτσι αυτοί οι συνδυασμοί θα εξεταστούν αργότερα για να μειώσουν τον αριθμό των δοκιμών και για να παρουσιάσουν τις διακιμάνσεις των αποτελεσμάτων. Επιπλέον τα σφάλματα ψηφίων στις μάσκες δεν είναι τόσο καλά διανεμημένα όπως υποτέθηκε στους υπολογισμούς, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα.

Ανάλογα με τις παραμέτρους προσομοίωσης (σφάλματα ψηφίων, τύποι πακέτων, αλγόριθμοι αποκατάστασης σφάλματος και η διαμόρφωσή τους) οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες ή μπορούν να υπολογιστούν:

- Ο ρυθμός απώλειας πακέτων (PLR): Ο αριθμός πακέτων, που απορρίφθηκαν λόγω χαλασμένων επικεφαλίδων ή προβλήματος κατά την αποσυμπίεση (π.χ. λανθασμένα ή ελλείποντα contexts).

- Η αναλογία συμπίεσης: Η αναλογία των διαβιβασθεισών bytes με και χωρίς συμπίεση. Ο αριθμός αυτός διακυμένεται ανάλογα με τον αριθμό των διαβιβασθέντων πακέτων αναφοράς.

- Ο αριθμός αιτήσεων επικεφαλίδας ανά BER και τύπο πακέτου, κ.λπ....

Το σημαντικότερο μέγεθος για τη μετάδοση είναι η αποδοτικότητα των αλγορίθμων αποκατάστασης σφάλματος. Αυτό απεικονίζεται τόσο από το PLR όσο και από την αναλογία συμπίεσης. Ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιείται η ροή πακέτων χωρίς συμπίεση (που δεν είναι τίποτα άλλο από συμπίεση με μόνο πακέτα αναφοράς).

Επειδή ο προσομοιωτής μπορεί να αρχικοποιηθεί με μια εντολή δεν χρειάζεται να σταματήσει εντελώς μετά από κάθε δοκιμή. Το γεγονός αυτό χρησιμοποιήθηκε για να αυτοματοποιήσει τις δοκιμές με την τοποθέτηση διάφορων σεναρίων (που χωρίζονται από μια εντολή αρχικοποίησης) μέσα σε ένα αρχείο σεναρίου. Κατά συνέπεια η διαδικασία δοκιμής απλοποιήθηκε.

Οι τύποι πακέτων και οι γραφικές παραστάσεις που εμφανίζονται στη συνέχεια αυτής της διδακτορικής διατριβής, είναι οι ακόλουθες:

- Οι υπολογισμένες γραφικές που γίνονται με τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου. Αυτές οι γραφικές είναι μερικές φορές μη ρεαλιστικές αλλά εμφανίζουν το μέγιστο ή το ελάχιστο.

- Οι προσομοιωμένες γραφικές που γίνονται με τη χρήση τιμών που προέκυψαν από δοκιμές στον προσομοιωτή.

- Τα πακέτα IP που περιγράφουν μια ροή πακέτων που μεταδίδεται χωρίς συμπίεση. Τελικά αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μετάδοση μόνο ασυμπίεστων πακέτων.

- Τα συμπιεσμένα πακέτα που στέλνονται με μια συμπιεσμένη επικεφαλίδα. Περιλαμβάνουν πεδία δέλτα.

## Αποτελέσματα Προσομοίωσης Για Συμπίεση Επικεφαλίδων Βασισμένη Σε RFC-2507/ RFC-2508

### Σενάριο 1: Web browsing

Το σενάριο αυτό υποθέτει HTML σελίδες με εκρήξεις 25 πακέτων μεγέθους 1100 bytes έκαστο. Η ροή πακέτων αλλάζει την IP διεύθυνση κάθε 25 πακέτα για να αναγκάσει ένα νέο context. Για να προσομοιωθούν πολλαπλές αλλαγές context στέλνονται 10000 πακέτα ανά προσομοίωση, το οποίο αντιστοιχεί σε 400 νέα context.

Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, ο ρυθμός απώλειας πακέτων εξαρτάται από το μέγεθος των πακέτων και το ρυθμό σφάλματος ψηφίων. Όσον αφορά 2 διαφορετικά μεγέθη πακέτων, όσο χαμηλότερη η σχετική διαφορά τόσο χαμηλότερο είναι το διαφορετικό PLR και των δύο. Όταν συμπιέζονται TCP πακέτα 1100 bytes, το overhead είναι αρκετά μικρό και το μέγεθος του συμπιεσμένου πακέτου είναι περίπου 1047 bytes, που σημαίνει ότι η αναλογία συμπίεσης είναι 95%. Όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 53 τα PLRs τους δεν διαφέρουν αρκετά:

Σχήμα 53: Web browsing – Υπολογισμένα PLRs

#### Σύγκριση Προσομοιώσεων και Υπολογισμών

Σχήμα 54: Web browsing – Συμπιεσμένα πακέτα προσομοιωμένα και υπολογισμένα

Το Σχήμα 54 εμφανίζει μεγαλύτερη διαφορά συκρινόμενα με IP πακέτα. Αυτό προκαλείται από την προσομοίωση συμπιεσμένων πακέτων – στην προσομοίωση η συμπιεσμένη ροή πακέτων παρουσιάζει ένα υψηλότερο ρυθμό απώλειας πακέτων απ’ότι στους υπολογισμούς επειδή κατά τους υπολογισμούς δεν συμπεριλήφθηκαν οι εξαρτήσεις μεταξύ πακέτων. Ο λόγος για τον οποίο οι δύο γραφικές παραστάσεις έχουν την ίδια χαρακτηριστική καμπύλη είναι ότι κάθε 25 πακέτα πραγματοποιείται μια αλλαγή context. Αυτή η αλλαγή του context είναι ίση με μια περιοδική αναζωογόνηση επικεφαλίδας, η οποία αποτρέπει την απώλεια πάρα πολλών πακέτων.

Η τελευταία τιμή (για το υψηλότερο ΒΕΡ) δείχνει ότι το PLR εξαρτάται από την ανθεκτικότητα του checksum – στα πολύ υψηλά ΒΕΡ υπάρει μια αυξημένη πιθανότητα ότι το checksum είναι σωστό αλλά τα δεδομένα δεν είναι. Το πρόβλημα αυτό εμφανίχεται μόνο στα πολύ υψηλά BER.

Η “βέλτιστη” (“optimum”) γραφική εμφανίζει, ποιο είναι το εφικτό PLR όταν μεταδίδονται συμπιεσμένα πακέτα. Όσον αφορά τους αλγορίθμους αποκατάστασης σφάλματος (ER) αυτό σημαίνει ότι οι βελτιώσεις οδηγούν τη γραφική παράσταση της προσομοίωσης να προσεγγίσει το βέλτιστο, το οποίο αντιπροσωπεύει το βέλτιστο των ER αλγορίθμων.

#### Εφαρμογή Του Twice

Ο αλγόριθμος Twice προσπαθεί να επισκευάσει μεμονωμένες απώλειες πακέτων. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος πρέπει να εμφανίσει την καλύτερη αποδοτικότητα όταν απορρίπτονται μεμονωμένα πακέτα. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να παρατηρηθεί για χαμηλά και μέσα BER.

Σχήμα 55: Web browsing – Twice και το Βέλτιστο (Optimum)

Όπως φαίνεται ο αλγόριθμος Twice εμφανίζει ήδη καλύτερη αποδοτικότητα μέχρι και 14% εάν συγκριθεί με μετάδωση χωρίς αποκατάσταση σφάλματος. Ειδικά μεταξύ ποσοστών BER 1Ε-5 έως και 1Ε-4 ο Twice μπορεί να επισκευάσει αρκετές απώλειες πακέτων. Συνήθως αυτό είναι δυνατό και για χαμηλότερα BER αλλά αυτό εξαρτάται από τη διανομή των σφαλμάτων ψηφίων.

Όπως αναμένεται, η αποδοτικότητα του Twice μειώνεται αρκετά γρήγορα στα υψηλά BER όταν συχνά απορρίπτονται περισσότερα από ένα πακέτα.

Ο αλγόριθμος Twice είναι ο μόνος αλγόριθμος που δεν επηρεάζει το ποσοστό συμπίεσης, εμφανίζοντας καλή αποδοτικότητα τόσο στο ρυθμό απώλειας πακέτων όσο και στη συμπίεση.

#### Αιτήσεις Επικεφαλίδων  Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Σχήμα 56: Web browsing – Αίτηση επικεφαλίδων

Ο μηχανισμός αποκατάστασης σφάλματος, αίτησης επικεφαλίδων (Header Requests-HR) εφαρμόστηκε στην προσομοίωση. Το RTT τέθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χάνονται δύο πακέτα έως ότου φθάσει ένα πακέτο πλήρους επικεφαλίδας στον αποσυμπιεστή. Η συμπιεσμένη ροή πακέτων εμφανίζει ένα PLR που είναι μόνο 1-3% υψηλότερο από τη βέλτιστη περίπτωση, στην οποία δεν εξετάζονται οι διαδοχικές απώλειες πακέτων λόγω απώλειας του context. Αυτό είναι συνέπεια της χαμηλής υποτιθέμενης τιμής του RTT. Για υψηλότερες τιμές RTT, αναμένεται αυξημένο PLR.

Το PLR της ροής συμπιεσμένων πακέτων είναι σχεδόν το ίδιο με των ασυμπίεστων πακέτων. Αυτό είναι αντίθετο προς τα αποτελέσματα των συμπιεσμένων πακέτων φωνής. Ο λόγος είναι ότι το overhead της επικεφαλίδας πρωτοκόλλου για TCP πακέτα μεγέθους 1100 bytes είναι αρκετά μικρό. Το μέγεθος του συμπιεσμένου πακέτου είναι περίπου 1047 bytes μεσυνέπεια η αναλογία συμπίεσης να είναι μόνο 95%. Η μείωση του PLR εξαιτίας του μειωμένου μεγέθους πακέτων είναι αμελητέα και αντισταθμίζει μόνο τις πρόσθετες απώλειες πακέτων λόγω απωλειών του context στον αποσυμπιεστή.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν σαφώς μια διαφορά στην ανάγκη για συμπίεση των σύντομων IP/UDP/RTP πακέτων φωνής και των μεγαλύτερων TCP πακέτων. Επιπλέον, ένα μεγαλύτερο RTT θα οδηγούσε για μεγάλα πακέτα σε ένα μεγαλύτερο PLR απ’ότι αυτό για ασυμπίεστα IP πακέτα.

#### Slow Start και Twice

Ο αλγόριθμος Slow Start προσαρμόζεται στις συνθήκες μετάδοσης και πρέπει να εμφανίσει χαμηλό PLR έναντι άλλων αλγορίθμων αποκατάστασης σφάλματος.

Σχήμα 57: Web browsing – Slow Start και Twice

Εάν αγνοηθούν τα αποτελέσματα για υψηλά BER (3Ε-4 και μετά) ο Slow Start παρουσιάζει καλά χαρακτηριστικά ειδικά σε συνδυασμό με τον Twice. Για BER μεγαλύτερο του 3Ε-4 εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα απ’ότι το υποτιθέμενο βέλτιστο. Γενικά ο αλγόριθμος Slow Start προσαρμόζεται στις συνθήκες μετάδοσης προσεγγίζοντας το βέλτιστο. Επιπλέον είναι γεγονός ότι σε χαμηλά BERs ο βέλτιστος ρυθμός αναζωογόνησης είναι μεγάλος αλλά ο αλγόριθμος Slow Start αρχίζει με μια πολύ μικρή περίοδο αναζωογόνησης και χρειάζεται κάποιο χρόνο μέχρι να προσαρμοστεί στην καλύτερη περίοδο αναζωογόνησης. Αυτός ο χρόνος μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη αποδοτικότητα στην περίπτωση ροής μικρών πακέτων. Αυτό μπορεί να εξεταστεί με έναν μεγαλύτερο αριθμό πακέτων ανά τεστ.

### Σενάριο 2: Φωνή

Συγκριτικά με τους web browsers οι codecs φωνής είναι ανεκτικοί σε σφάλματα, που σημαίνει ότι μπορούν να χειριστούν κατεστραμένα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επεξεργαστούν πακέτα με αλλοιωμένη ωφέλιμη πληροφορία αλλά πλήρης επικεφαλίδα. Η συμπίεση πακέτων φωνής προσομοιώθηκε με τη χρήση ωφέλιμης πληροφορίας μεγέθους 26 bytes. Με 60 bytes IPv6/UDP/RTP επικεφαλίδας συν 16 bytes για τις επικεφαλίδες επέκτασης IPv6 το μέγεθος του πακέτου συνοψίζεται σε 102 bytes. Εάν μια επικεφαλίδα καταστραφεί, τα ακόλουθα πακέτα πρέπει να απορριφθούν έως ότου φθάσει ένα ασυμπίεστο πακέτο για να ενημερώσει το context table. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς αποκατάσταση σφάλματος η γραφική παράσταση θα παρουσιάσει νωρίς μια υψηλή τιμή.

Επειδή δεν υπάρχει καμία αλλαγή του context και όλα τα πακέτα εξαρτώνται από τα προηγούμενα, χρειάζεται να ληφθεί σωστά ένα μόνο πακέτο για να αποσυμπιεστούν όλα τα ακόλουθα πακέτα. Αυτό σημαίνει, ότι για τη γραφική παράσταση, το 1ο χαλασμένο πακέτο είναι σημαντικό. Επομένως η πιθανότητα p ενός χαλασμένου πακέτου μεγέθους n με μία τιμή BER b, είναι:

Λύνοντας ως προς n:

κατόπιν

Από αυτή τη συνάρτηση μπορεί να υπολογιστεί το πρώτο ψηφίο που είναι χαλασμένο με μία δεδομένη πιθανότητα και συγκεκριμένο BER. Για να επεκταθεί αυτό σε ολόκληρη τη ροή πακέτων, το proportional μέρος των χαλασμένων πακέτων είναι όλα τα ακόλουθα πακέτα:

Παρατήρηση:

Για πολύ χαμηλά BER ο αριθμός του 1ου πακέτου που είναι πιθανώς χαλασμένο είναι υψηλότερος από τον αριθμό πακέτων ανά ροή Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή είναι αρνητική και πρέπει να διορθωθεί.

#### PLR Γραφικές Για Συμπιεσμένα Και Ασυμπίεστα Πακέτα Από Προσομοιώσεις Και Υπολογισμούς

Όπως και προηγουμένος τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με τη μετάδοση πακέτων IP χωρίς συμπίεση:

Σχήμα 58: Φωνή – Προσομοιωμένες και υπολογισμένες γραφικές

Η υπολογισμένη γραφική παράσταση “No ER” εμφανίζει τι προκύπτει από τον προηγούμενο τύπο – το PLR αυξάνεται γρήγορα. Ο προσομοιωτής εμφανίζει την ίδια καμπύλη (“No error recovery” γραφική παράσταση) με μερικές διαφορές, που μπορεί να προκύπτουν από τη διανομή των σφαλμάτων ψηφίων. Η 4η γραφική, “IP packets” εμφανίζει το PLR των πακέτων IP (που σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ καλύτερα από συμπίεση χωρίς οποιαδήποτε αποκατάσταση σφάλματος). Κάτω από αυτήν τη γραφική εμφανίζεται το υπολογισμένο βέλτιστο. Το βέλτιστο υπολογίζεται με βάση ένα γενικό PLR και με πακέτα που έχουν το μέγεθος συμπιεσμένων πακέτων. Οι απώλειες context δεν συμπεριλαμβάνονται και επομένως η γραφική αυτή είναι το πραγματικό βέλτιστο.

Οι περισσότερες από τις γραφικές για τους αλγόριθμους αποκατάστασης σφάλματος είναι κάτω από τη γραφική “No ER”. Η εφαρμογή ενός απλού Periodic Header Refresh αλγόριθμου οδηγεί τη γραφική κοντά στη γραφική “IP packets”. Αλλά εφ' όσον οι αλγόριθμοι αυτοί δεν πλησιάζουν την περιοχή μεταξύ του βέλτιστου και του “IP packets” η συμπίεση επικεφαλίδων είναι άχρηστη, όσον αφορά το PLR.

Αυτή η γραφική παράσταση δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα για τους αλγορίθμους αποκατάστασης σφάλματος να βελτιώσουν  τη μετάδοση συμπιεσμένων πακέτων, ιδιαίτερα κάτω από BER της τάξης του 1Ε-3.

#### Σύγκριση Της Περιοδικής Αναζωογόνησης  Επικαφαλίδας

Η περιοδική αναζωογόνηση επικεφαλίδας (PHR) στέλνει περιοδικά μια πλήρη επικεφαλίδα από το συμπιεστή στον αποσυμπιεστή επιτρέποντας στον αποσυμπιεστή να επανεγκαθιδρύσει το context. Η χρησιμοποίηση PHR, επιτρέπει στον αποσυμπιεστή να δουλεύει σε περίπτωση απώλειας του context, εφόσον ληφθεί ένα καινούργιο πακέτο ενημέρωσης. Αυτό περιορίζει την απόρριψη ακόλουθων πακέτων. Η αναζωογόνηση του context προσομοιώθηκε με μια πλήρη αναζωογόνηση επικεφαλίδας κάθε 2, 8, 16 ή 32 πακέτα.

Σχήμα 59: Φωνή – Περιοδική αναζωογόνηση επικεφαλίδας

Το Σχήμα 59 αποκαλύπτει ότι το PLR της συμπιεσμένης ροής πακέτων μπορεί να μειωθεί ακόμη και κάτωαπό αυτό των ασυμπίεστων IP πακέτων. Αυτό προκαλείται με την αφαίρεση των τεράστιων overhead των ασυμπίεστων πακέτων φωνής. Έτσι, η πιθανότητα για αλλοίωση στη διεπαφή αέρα είναι μικρότερη από αυτή για ασυμπίεστα IP πακέτα. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν έχουμε απώλειες πακέτων λόγω απώλειας context στον αποσυμπιεστή. Η τελευταία επίδραση συμβάλλει σημαντικά στο συνολικό PLR όπως υποδεικνύεται από τη γραφική παράσταση“optimum” στο Σχήμα 59 όπου δεν εξετάζονται οι απώλειες context.

Όσο μικρότερη είναι η περίοδος αναζωογόνησης, τόσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός χαμένων πακέτων. Εντούτοις, το Σχήμα 59 δείχνει ένα ελάχιστο PLR για μια περίοδο αναζωογόνησης 16. Εάν μειωθεί περαιτέρω, το PLR αυξάνεται πάλι.

#### Βέλτιστος Ρυθμός Περιοδικής Αναζωογόνησης Επικεφαλίδας

Θεωρητικά, για κάθε BER υπάρχει μια βέλτιστη τιμή για την περίοδο αναζωογόνησης. Σε περίπτωση που το PHR είναι μικρότερο από το βέλτιστο, αυτό οδηγεί στην απώλεια ενός μεγάλου αριθμού πακέτων έως ότου φθάσει ένα πακέτο ενημέρωσης του context. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτό οδηγεί και πάλι σε μια αύξηση του PLR. Ο υψηλός ρυθμός αναζωογόνησης αυξάνει το μέσο μήκος πακέτων. Επομένως, η πιθανότητα για καταστροφή του πακέτου και απώλειας του context αυξάνεται.

Γενικά, όσο χαμηλότερο είναι το BER απαιτούνται λιγότερες ενημερώσεις του context. Εντούτοις, ο υψηλός ρυθμός αναζωογόνησης μειώνει σημαντικά την επιτεύξιμη μείωση εύρους ζώνης από τη συμπίεση επικεφαλίδων. Επιπλέον, για χαμηλότερο BER η εξάρτηση του PLR στο PHR είναι χαμηλή, έτσι ώστε μια αύξηση του PHR δεν μειώνει σημαντικά το PLR. Επομένως, απαιτείται μια προσεκτική προσαρμογή του ρυθμού αναζωογόνησης για το αντίστοιχο BER. Ειδικά μεταξύ ενός BER της τάξης 1Ε-4 και 1Ε-3 μπορεί να επιτευχθεί μια σημαντική μείωση PLR.

Παραδείγματος χάριν εάν κάθε 50ό πακέτο απορρίπτεται, μια περίοδος αναζωογόνησης με τιμή 4 είναι πάρα πολύ υψηλή και προκαλεί χειρότερη αποδοτικότητα συμπίεσης καθώς επίσης και υψηλότερο PLR λόγω υψηλότερου μέσου μέγεθος πακέτων. Αλλά όταν απορρίπτεται κάθε 5ο πακέτο η ίδια περίοδος αναζωογόνησης έχει περισσότερο νόημα.

Στο Σχήμα 60, το PLR εμφανίζεται ως συνάρτηση του (PHR) για ένα δεδομένο BER.

Σχήμα 60: Voice streaming – relative PLR over Refresh Rate for PHR

Για υψηλό BER (3E-3) η βέλτιστη περίοδος για το PHR φαίνεται να είναι το 8. Για χαμηλότερο BER η περίοδο αναζωογόνησης 32 φαίνεται να είναι κατάλληλη. Εντούτοις, η κλίση της γραφικής παράστασης είναι πολύ μικρή δίνοντας κάποια ελευθερία στην προσαρμογή του ρυθμού αναζωογόνησης για μια μεγάλη σειρά BER.

Εν περιλήψει, μια PHR τιμή μεταξύ 15 και 20 φαίνεται να είναι η βέλτιστη για την ελαχιστοποίηση του PLR. Για χαμηλότερο BER η γραφική παράσταση αποκαλύπτει μια πολύ χαμηλή εξάρτηση του PLR στο PHR, έτσι ώστε μια αύξηση του PHR δεν μειώνει σημαντικά το PLR. Για υψηλότερο BER το PLR είναι ήδη πάρα πολύ υψηλό για μετάδοση έτσι ώστε ένα χαμηλότερο PHR δεν έχει κανένα νόημα.

#### Αίτηση Επικεφαλίδων

Η χρησιμοποίηση ενός καναλιού ανατροφοδότησης επιτρέπει στον αποσυμπιεστή να ζητήσει μια πλήρη επικεφαλίδα (αίτημα επικεφαλίδας, HR) για την ενημέρωση του context σε περίπτωση απώλειας context.

Η απόδοση συμπίεσης σε αυτό τον αλγόριθμο εξαρτάται ουσιαστικά από το RTT που καθορίζει τον αριθμό των χαμένων πακέτων μέχρι την επόμενη ενημέρωση του context. Για αυτήν την προσομοίωση το RTT τέθηκε σε 120ms που αντιστοιχεί σε έξι πρόσθετες απώλειες πακέτων έως ότου σταλθεί μια πλήρης επικεφαλίδα. Επιπλέον, εξετάζεται η καταστροφή του πακέτου αίτησης επικεφαλίδας στο κανάλι ανατροφοδότησης. Τόσο το κανάλι μετάδοσης όσο και το κανάλι ανατροφοδότησης έχουν το ίδιο BER.

Σχήμα 61:  Φωνή – Αίτηση επικεφαλίδων

Όπως φαίνεται, ο αλγόριθμος HR παρουσιάζει επίσης ένα σημαντικό βελτιωμένο PLR έναντι στη μετάδοση ασυμπίεστων IP πακέτων. Το PLR είναι και πάλι μεταξύ του PLR πακέτων IP και του βέλτιστου, αποκαλύπτοντας μια συνδυασμένη βελτίωση τόσο στη χρήση του εύρους ζώνης όσο και στο PLR. Το βέλτιστο δεν επιτυγχάνεται λόγω του RTT που απαιτείται από το συμπιεστή για να λάβει ένα πακέτο HR με συνέπεια την απόρριψη πακέτων. Το παρατηρηθέν PLR είναι υψηλότερο απ'ό,τι με PHR 16 (Σχήμα 59). Αυτό είναι επίσης μια συνέπεια του υψηλού RTT.

#### Αργή Έναρξη (Slow Start)

Η αργή έναρξη πρέπει να εμφανίσει ένα από τα χαμηλότερα PLR αφού μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες μετάδοσης:

Σχήμα 62: Φωνή – Αργή έναρξη

Το Σχήμα 62 εμφανίζει βελτιώσεις σε υψηλότερ BER της τάξης του 1Ε-3. Η αποδοτικότητα για χαμηλότερα BER δεν είναι ορατή εδώ.

Γενικά η απόδοση του αλγόριθμου αργής έναρξης μειώνεται στα πολύ υψηλά BER όταν αρκετά πακέτα αίτησης επικεφαλίδας δεν φθάνουν σωστά στο συμπιεστή. Σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθμος λαμβάνει λιγότερα πακέτα αίτησης επικεφαλίδας, υποθέτει ένα χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος στη σύνδεση και αυξάνει την περίοδο αναζωογόνησης οδηγώντας σε περισσότερα χαμένα πακέτα και σε μεγαλύτερο PLR. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο σε πολύ υψηλά PLR.

Όσον αφορά το PLR στην περιοχή του 20% η μεταφορά πακέτων IP φθάνει σε αυτήν την τιμή ήδη για BER της τάξης του 5Ε-4. Ο αλγόριθμος αργής έναρξης φθάνει στο ίδιο ποσοστό απώλειας πακέτων σε BER της τάξης του 1Ε-3. Αυτό σημαίνει ότι η αργή έναρξη μπορεί να χειριστεί σχεδόν διπλάσια BER’s από ότι η απλή μεταφορά πακέτων IP.

#### Αναλογίες Συμπίεσης

Στο Σχήμα 63 εμφανίζεται η αναλογία συμπίεσης μεμονωμένων ER αλγορίθμων και συνδυασμών αυτών. Συγκρίνονται με τη ροή χωρίς συμπίεση, που είναι μια απλή ροή πακέτων IP. Ο αριθμός χαμένων πακέτων δεν υπολογίζεται σε αυτό το γράφημα.

Σχήμα 63: Φωνή – Αναλογίες συμπίεσης

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή αυτού του σχήματος είναι το γεγονός ότι σε αυτό το σενάριο οι αποδοτικότεροι αλγόριθμοι (ή συνδυασμοί αυτών) εμφανίζουν μια αναλογία συμπίεσης της τάξης του 50%. Αλλά αυτό δεν είναι τυχαίο - όσο χαμηλότερο είναι το μέσο μέγεθος πακέτου τόσο υψηλότερη η πιθανότητα να μεταδωθεί σωστά. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της συμπίεσης επικεφαλίδων.

Ακόμα και όταν το PLR πακέτων με συμπιεσμένη επικεφαλίδα είναι χαμηλότερο απ'ό,τι των ασυμπίεστων πακέτων (σε περίπτωση μικρών πακέτων) σώζεται αρκετό εύρος ζώνης.

## Αποτελέσματα Προσομοίωσης Για Συμπίεση Επικεφαλίδων Βασισμένη Σε RFC-3095

### Σενάριο 1: Φωνή

Όπως και πριν τα πακέτα φωνής έχουν ωφέλιμη πληροφορία μεγέθους περίπου 26 bytes. Με 60 bytes IPv6/UDP/RTP επικεφαλίδας συν 16 bytes για τις επικεφαλίδες επέκτασης IPv6 το μέγεθος του πακέτου συνοψίζεται σε 102 bytes. Εάν μια επικεφαλίδα καταστραφή, τότε ακολουθώντας τον αλγόριθμο αποκατάστασης σφάλματος που περιγράφεται στα κεφάλαια 7.8.2.1.1 και 7.8.2.1.2 τα ακόλουθα πακέτα έχουν μεγάλη πιθανότητα να αποσυμπιεστούν σωστά. Εντούτοις, πρέπει να απορριφθούν έως ότου είτε φθάσει ένα ασυμπίεστο πακέτο για να ενημερώσει το context table είτε αποσυμπιεστούν σωστά τα επόμενα 3 συμπιεσμένα πακέτα.

#### Επίδραση του D-Bit Στο Παρατηρηθέν PLR

Το Σχήμα 64 δείχνει ότι το PLR αυξάνεται γρήγορα σε τιμές μεγαλύτερες του 90% για ενεργό D-Bit για BER της τάξης του 8x10-4 και για ανενεργό D-Bit για BER της τάξης του 3x10-3. Αυτό συμβαίνει όταν αποτυγχάνει η καθιέρωση του context στην αρχή της επικοινωνίας. Στον U-mode συμβαίνει όταν δεν παραλαμβάνονται σωστά όλα τα IR πακέτα που στέλνονται για να καθιερώσουν το context στον αποσυμπιεστή. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να απορριφθούν όλα τα ακόλουθα πακέτα έως ότου ο συμπιεστής μεταβεί περιοδικά στην IR κατάσταση λειτουργίας.

Η ενεργοποίηση του D-Bit στις επικεφαλίδες IR, δεν έχει θετικές επιπτώσεις στο παρατηρηθέν PLR για BER κάτω από το 8x10-4, όπως φαίνεται στο Σχήμα 64. Όταν το D-Bit είναι ενεργό σημαίνει ότι τόσο οι στατικές όσο και οι δυναμικές πληροφορίες φέρονται στο ίδιο πακέτο IR. Όπως αναμένεται, τα πακέτα αυτά παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα αλλοίωσης και ως εκ τούτου μεγαλύτερο PLR.

Σχήμα 64: Φωνή – Επίδραση του D-bit στο PLR για τον U-Mode

Αφ' ετέρου, όταν το D-bit απενεργοποιείται στην επικεφαλίδα IR, τα στατικά και δυναμικά πεδία φέρονται χωριστά σε πακέτα IR και IR-DYN αντίστοιχα. Αν και κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η αύξηση των διαβιβασθέντων ψηφίων οδηγεί σε υψηλότερο PLR αυτό δεν συμβαίνει, απλά λόγω της τυχαίας φύσης του BER στο μέσο μετάδοσης. Με άλλα λόγια η πιθανότητα ότι αλλοιώνονται όλα τα πακέτα IR και IR-DYN είναι λιγότερη από την πιθανότητα όλων των IR πακέτων με το D-bit ενεργό, ακόμη και αν η συνολική διαβιβασθείσα κυκλοφορία είναι υψηλότερη.

Εάν αυξήσουμε δραστικά τον αριθμό αναμεταδόσεων, η γραφική παράσταση αλλάζει εντελώς το χαρακτηριστικό της, ειδικά για τον U-mode όπως φαίνεται στο Σχήμα 65.

Σχήμα 65: Φωνή – Επίδραση του D-bit στο PLR για τον U-Mode και για μεγάλες αναμεταδόσεις του μηχανισμού Optimistic Approach

Εδώ, η απώλεια του context στο ξεκίνημα της ροής δεν εμφανίζεται για λογικές τιμές του BER.  Η επιρροή της τιμής του D-bit στο PLR είναι μικρή. Η ενεργοποίηση του D-bit στις επικεφαλίδες IR και επομένως η εισαγωγή των δυναμικών πεδίων, έχει επιπτώσεις κυρίως στην αποδοτικότητα της συμπίεσης.

#### Επίδραση Της Συμπίεσης Επικεφαλίδων Επέκτασης IPV6 Στο Παρατηρηθέν  PLR

Σχήμα 66: Φωνή – Επίδραση της συμπίεσης επικεφαλίδων επέκτασης IPV6 στο PLR για τον U-Mode

Όπως είναι προφανές από το Σχήμα 66 η συμπίεση επικεφαλίδων επέκτασης IPv6, έχει θετικές επιπτώσεις στο παρατηρηθέν PLR. Είναι επίσης προφανές ότι το ώφελος είναι υψηλότερο σε υψηλότερο BERs, όπως άλλωστε αναμενόταν. Εντούτοις, η παρατηρηθείσα διαφορά δεν είναι τόσο υψηλή, αφού οι επικεφαλίδες επέκτασης IPv6 αλλάζουν σπάνια, έτσι η ανάγκη για ενημέρωση του context είναι χαμηλότερη και ομοίως η πιθανότητα σφάλματος.

Σχήμα 67: Φωνή– Επίδραση της συμπίεσης επικεφαλίδων επέκτασης IPV6 στο PLR για τον O-Mode

Στην περίπτωση του O-Mode η συμπίεση των επικεφαλίδων επέκτασης IPv6 για υψηλά BERs δεν παρέχει πλεονεκτήμετα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 67. Ο λόγος είναι ότι ο U-Mode είναι ποιό επιρρεπής σε ακύρωση του context table, ενώ ο O-Mode είναι πολύ λιγότερος, λόγω της χρήσης του καναλιού ανατροφοδότησης. Μόλις ο αποσυμπιεστής ανιχνεύσει μια σειρά ανακριβώς αποσυμπιεσμένων πακέτων ζητά μια μετάβαση της κατάστασης λειτουργίας στο SC-state (static context state) προκειμένου να αποφευχθεί η ακύρωση του context.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου απορρίπτεται ένας μεγάλος αριθμός πακέτων IP-DYN, λόγω του υψηλού BER, αυξάνοντας κατά συνέπεια το παρατηρηθέν PLR. Γί αυτό η συμπίεση επικεφαλίδων επέκτασης IPv6 για τον O-Mode παρουσιάζει αυτά τα χαρακτηριστικά.

#### Σύγκριση Των Bi-directional Και Uni-directional Τρόπων Λειτουργίας Όσον  Αφορά Το PLR Και Την Αποδοτικότητα Της Συμπίεσης

Το Σχήμα 68 παρουσιάζει τα αποτελέσματα προσομοίωσης για κυκλοφορία φωνής. Η συμπίεση ερευνήθηκε για uni-directional, bi-directional optimistic και bi-directional reliable τρόπους λειτουργίας με τη συμπίεση επικεφαλίδων επέκτασης IPv6 και το D-bit απενεργοποιημένα. Η ανοδική μετάβαση στον συμπιεστή στις καταστάσεις λειτουργίας “First Order” και “Second Order” διαμορφώθηκε έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μετά από αποστολή 3 διαδοχικών πακέτων που περιέχουν την ίδια πληροφορία. Η περίοδος για την μετάβαση προς τα κάτω από την κατάσταση λειτουργίας “Second Order” προς την κατάσταση λειτουργίας “First Order” τέθηκε στα 29 πακέτα.

Σχήμα 68: Ποσοστό απώλειας πακέτων για συμπίεση φωνής σε RFC-3095 U-Mode, O-Mode και R-Mode. Στατικά κια δυναμικά πεδία στέλνονται σε διαφορετικά πακέτα

Το Σχήμα 68 δείχνει ένα σαφώς χαμηλότερο PLR για τους αμφίδρομους τρόπους λειτουργίας O και R απ'ό,τι για τον U-mode. Αυτό οφείλεται σε έναν μεγαλύτερο αριθμό χαμένων πακέτων σε περίπτωση αποτυχημένης διαδικασίας ενημέρωσης του context. Σε αντίθεση με τους αμφίδρομους τρόπους λειτουργίας, η αποκατάσταση του context πραγματοποιείται μόνο από ενημέρωσή του, μετά από περιοδική μετάβαση προς τα κάτω στη  “First Order” ή ακόμα και στη“Initialisation and Refresh” κατάσταση λειτουργίας.

Για τον R-mode, ο υψηλότερος αριθμός πακέτων αναγνώρισης και των αλλοιωμένων πακέτων αναγνώρισης στο κανάλι ανατροφοδότησης οδήγησε σε ένα αυξημένο PLR σε σύγκριση με τον O-mode. Εν περιλήψει, ο O-mode παρουσιάζει το χαμηλότερο PLR. Τέλος, για να επιτύχουμε το ίδιο PLR, το BER μπορεί να είναι για τον O-mode μέχρι και δύο φορές υψηλότερο απ' ό,τι για τον R-mode και μέχρι τρεις φορές υψηλότερο απ' ό,τι για τον U-mode.

Ως σημείο αναφοράς, το PLR των ασυμπίεστων IP πακέτων εμφανίζεται στη γραφική παράσταση με το PLR να έχει υπολογιστεί άμεσα από το μέγεθος του BER και των πακέτων. Η σύγκριση με αυτή τη γραφική παράσταση αποκαλύπτει μια σημαντική μείωση του PLR ειδικά για τον O-mode. Όπως και για τη συμπίεση RFC-2508, αυτό είναι σαφώς ένα αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης του μεγέθους των συμπιεσμένων πακέτων. Εντούτοις, το προκύπτον PLR είναι πολύ λιγότερο απ' ό,τι στην περίπτωση της συμπίεσης RFC-2508 (Σχήμα 59, Σχήμα 61).

#### Αναλογίες Συμπίεσης

Οι προσομοιώσεις αποκαλύπτουν μια αναλογία συμπίεσης για τον bi-directional mode της τάξης του 20%. Αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο απ’ότι για τον unidirectional mode που είναι μεγαλύτερο από 40%. Αυτό είναι αποτέλεσμα του μικρότερου μέσου μεγέθους πακέτων στον bi-directional mode και της χρήσης του καναλιού ανατροφοδότησης, το οποίο μειώνει τον αριθμό των ασυμπίεστων πακέτων στο ελάχιστο απαιτούμενο για τη σωστή ενημέρωση και αναζωογόνηση του context.

Τα επόμενα δύο σχήματα εμφανίζουν για τον U-Mode και τον O-Mode την σαφή επιρροή του αριθμού αναμετάδοσης πακέτων IR και IR-DYN στην αποδοτικότητα συμπίεσης.

Σχήμα 69: Φωνή–  Αναλογίες συμπίεσης για τον U-Mode

Σχήμα 70: Φωνή–  Αναλογίες συμπίεσης για τον O-Mode

# Στατιστική Σύγκριση Των RFC- 2508 Και RFC-3095

Στα επόμενα δύο σχήματα συγκρίνεται η συμπίεση RFC-2508 και RFC-3095 όσον αφορά το PLR και την αναλογία συμπίεσης. Για τη φωνή ο RFC-3095 O-mode συγκρίνεται με τα RFC-2508 HR και PHR 16.

Σχήμα 71: Φωνή– Σύγκριση των καλύτερων αποτελεσμάτων για RFC-2508 και RFC-3095

Σχήμα 72: Αναλογίες συμπίεσης για RFC-2508 και RFC-3095 O-Mode

Η συμπίεση κατά RFC-3095 παρουσιάζει ένα σημαντικά χαμηλότερο PLR από ότι το RFC- 2508. Αυτό είναι συνέπεια της καλύτερης εννοιολογικής προσαρμογής στα υψηλά ποσοστά σφάλματος ψηφίων, δηλ. με το να μην στηρίζεται στη σωστή λήψη και αποσυμπίεση του τελευταίου διαβιβασθέντος πακέτου.

Για κυκλοφορία φωνής και τα δύο σχέδια συμπίεσης εμφανίζουν μια σημαντική μείωση του μεγέθους των πακέτων. Εντούτοις, το όφελος από την άποψη της αναλογίας συμπίεσης είναι ποιό ευδίακριτο για RFC-3095 απ'ό,τι για RFC-2508.

Από το Σχήμα 72 είναι επίσης προφανές ότι για μεγάλα πακέτα (TCP κυκλοφορία) το όφελος από την άποψη της αναλογίας συμπίεσης είναι πολύ χαμηλότερο απ'ό,τι για φωνή.

# Συζήτηση

Η βασική διαφορά μεταξύ των σχεδίων συμπίεσης είναι πώς επιτυγχάνουν και ενημερώνουν το context table. Το RFC-2508 καθιερώνει το context του με τη διαβίβαση ενός πακέτου “πλήρους επικεφαλίδας” FULL_HEADER συμπεριλαμβανομένης της αρχικής IP επικεφαλίδας. Αντίθετα, το RFC-3095 καθιερώνει το context του σε δύο βήματα. Η αποδοτικότητα του RFC-2508 για την καθιέρωση του context είναι μεγαλύτερη από αυτή του RFC-3095 δεδομένου ότι διαβιβάζονται λιγότερα bytes. Εντούτοις, η αποδοτικότητα του RFC-3095 στην ενημέρωση του context ανταπεξέρχεται τις ανεπάρκειες της καθιέρωσης του context. Αυτό οφείλεται στη χρήση διαφορετικών τύπων πακέτων για τη μεταφορά των στατικών και δυναμικών πεδίων της IP/UDP/RTP επικεφαλίδας. Αυτό είναι αποδοτικότερο από τη μέθοδο πλήρους επικεφαλίδας (FULL_HEADER) του RFC-2508. Τελικά, λόγω των υψηλών τιμών BER στη διεπαφή αέρα η αναλογία συμπίεσης του RFC-3095 είναι καλύτερη.

Η εισαγωγή του CRC στις RFC-3095 συμπιεσμένες και ασυμπίεστες επικεφαλίδες μειώνει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα ανακριβών καταχωρήσεων στο context table. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη ευρωστία ενάντια σε υψηλές τιμές BER. Η κάλυψη του checksum στο RFC-2508 εξαρτάται και στηρίζεται στα checksums που καθορίζονται για το στρώμα 4 και τα υψηλότερα πρωτόκολλα. Λόγω της ελλιπής κάλυψης του checksum για αυτές τις επικεφαλίδες, μόνο τα πακέτα που λαμβάνονται σωστά από το στρώμα μεταφορών χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του context.

Στις ακόλουθες γραμμές θα συνοψίσουμε τις σημαντικότερες διαφορές για τα μοντέλα αποκατάστασης σφάλματος (ER) της συμπίεσης RFC-2508 και RFC-3095:

- Η αποκατάσταση σφάλματος (ER) για RFC-2508 δεν είναι αρκετά ισχυρή για μεγάλες εκρήξεις απωλειών πακέτων και για υψηλές τιμές PLR, δεδομένου ότι ο αλγόριθμος Twice δεν μπορεί να ανακτήσει τα χαμένα πακέτα. Η αποκατάσταση σφάλματος για RFC-3095 είναι αποδοτικότερη επειδή δεν απαιτεί τη γνώση του προηγούμενου πακέτου. Η γνώση τουλάχιστον ενός σωστά λαμβανόμενου/αποσυμπιεσμένου πακέτου είναι ικανοποιητική.

- Η ευρωστία ενάντια στα BER είναι επίσης μεγαλύτερη στο RFC-3095, δεδομένου ότι ένα CRC πεδίο καλύπτει κάθε πακέτο στον U- και τον Ο-mode. Επομένως, τα σφάλματα δεν διαδίδονται σε περίπτωση λανθασμένης ενημέρωσης του context. Στον bi-directional R-mode δεν είναι παρόν αυτό το CRC. Εδώ, η εγκυρότητα του πακέτου πιστοποιείται από ένα acknowledgement scheme χρησιμοποιώντας το κανάλι ανατροφοδότησης.

- Η αποδοτικότητα συμπίεσης του RFC-3095 U-mode είναι χαμηλότερη απ'ό,τι του RFC-2508 λόγω του σχεδίου αναμετάδοσης αισιόδοξης προσέγγισης (optimistic approach). Εντούτοις, το σχέδιο αυτό είναι ρυθμιζόμενο και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση απ'ό,τι αυτή του RFC-2508.

# Συμπεράσματα

Η συμπίεση επικεφαλίδων που εφαρμόζεται σε μικρά πακέτα όπως τα πακέτα φωνής όχι μόνο μειώνει το απαραίτητο εύρος ζώνης, αλλά μειώνει επίσης σημαντικά το ποσοστό απώλειας πακέτων πάνω από αναξιόπιστες ασύρματες συνδέσεις. Αντίθετα, για μεγάλα πακέτα όπου δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία σημαντική συμπίεση, υπάρχει κίνδυνος για αυξημένο ποσοστό απώλειας πακέτων λόγω απώλειας του context. Στην περίπτωση του RFC-2507/2508, οι κατάλληλα διαμορφωμένοι μηχανισμοί αποκατάστασης σφάλματος πρέπει να αποτρέψουν αυτή την περίπτωση όσο το δυνατόν περισσότερο.

Είναι εμφανές ότι το RFC-2508 αποδίδει καλά για BERs μικρότερα του 10-5, αλλά όχι επίσης για BERs υψηλότερα του 10-4. Εάν εξετάσουμε ένα σενάριο στο οποίο το path μιας IP τηλεφωνίας έχει κυψελοειδή σύνδεση και στις δύο άκρες, τα ποσοστά απώλειας πακέτων του RFC-2508 μπορεί να γίνουν ανυπόφορα σε υψηλά BERs.

Η σημαντικότερη αιτία για την κακή απόδοση του RFC-2508 σε σύγκριση με το RFC-3095 είναι η ελλείπουσα ευρωστία στη διαβιβασθείσα επικεφαλίδα όπως αυτή επιτυγχάνεται στο RFC-3095 μέσω του CRC και του διαχωρισμού της στατικης και δυναμικής “αλυσίδας”. Αλλά τελικά και τα δύο συστήματα περιορίζονται στην απόδοσή τους, στον αμφίδρομο τρόπο, από το RTT της διεπαφής αέρα.

Εν περιλήψει, το RFC-3095 ταιριάζει καλά για συνδέσεις που έχουν σημαντικά BER και μακροχρόνιους RTT όπως στα συστήματα κινητής επικοινωνίας.

Βιβλιογραφια

www.ietf.org

www.3gpp.org

[GPRS], [GSM] www.etsi.org

[RTP] RFC-1889, RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications, Audio-Video Transport Working Group, January 1996

[UDP] RFC-768, User Datagram Protocol, Postel, August 1980

[IPV4] RFC-791, Internet Protocol, DARPA INTERNET PROGRAM, September 1981

[SEC] RFC-2401, Security Architecture for the Internet Protocol, Kent, Atkinson, November 1998

[SCTP] Simple Control Transmission Protocol, Steward, Xie, Morneault, Sharp, Schwarzbauer, Taylor, Rytina, Kalla, Zhang, Paxson, draft-ietf-sigtran-sctp-05, January 2000

[PPP] RFC-1332, The PPP Internet Protocol Control Protocol, Mc Gregor, May 1992

[CTCP] RFC-1144, Compressing TCP/IP headers, Van Jacobson, February 1990

[CUDP] RFC-2508, IP Header Compression, Degermark, Nordgren and Pink, February 1999

[CRTP] RFC-2508, Compressing IP/UDP/RTP Headers for Low-Speed Serial Links, Casner and Jacobson, February 1999

[CPPP] RFC-2509, IP Header Compression over PPP, Engan, Casner and Borman, February 1999

[CELL] CRTP over cellular radio links, Degermark, Hannu, Jonsson and Svanbro, draft-degermark-crtp-cellular-00, June 1999

[ROHC] RFC-3095, RObust Header Compression (ROHC), Network Working Group, Author(s):  C. Bormann, C. Burmeister, M. Degermark, H. Fukushima, H. Hannu, L-E. Jonsson, R. Hakenberg, T. Koren, K. Le, Z. Liu, A. Martensson, A. Miyazaki, K. Svanbro, T. Wiebke, T. Yoshimura, H. Zheng  , July 2001.

[KEY] Robust Header Compression using Keyword Packets, Miyazaki, Fukushima, Wiebke, Hakenberg, Burmeister, draft-miyazaki-rohc-kwhc-00, March 2000

[UPD] Robust Header Compression using Update Packets, Tran, Schnurr, Gallant, draft-tran-rohc-upd-packets-00, May 2000

[ACE] Adaptive Header (ACE) for Real-Time Multimedia, Le, Clanton, Liu, Zheng, draft-ietf-rohc-rtp-ace-00, May 2000

[3GIP] 3GPP TR 23.922 V1.0.0, Architecture for an All IP network, 3rd generation Partnership Project, October 1999

[3GR] 3GPP requirements for header compression, Degermark, draft-degermark-hc-requirements-00, October 1999

[REA] Realtime traffic over cellular access networks, Westberg and Lindqvist, draft-westberg-realtime-cellular-01, October 1999

[HCR] Requirements for IP/UDP/RTP Header Compression, Clanton, September 1999

[PDCP] TS 25.323, PDC Protocol Specification, TSG-RAN WG2, December 1999

[CDMA] Guidelines for evaluation of radio transmission technologies for IMT2000/FPLMTS, ITU-R 39/8, Document 8/29-E, June 1996

[CRC] The great CRC mystery, Ritter, Dr Dobb’s Journal Software Tools, February 1986

[SUM] RFC-1071, “Computing the Internet Checksum”, Borman, Partridge, Braden, September 1988

[SUM_IU] RFC-1141, “Computation of the Internet Checksum via Incremental Update”, A. Rijsinghani, Digital Equipment Corporation, May 1994

[HW_SUM] RFC-1936, “Implementing the Internet Checksum in Hardware”, J. Touch, B. Parham, ISI, April 1996

[COD] “Codierung zur Fehlererkennung und Fehlerkorrektur”, Prof. Dr.-Ing. Kühn, IND, Universität Stuttgart, Ausgabe SS 1999

[RAND] “Numerical recipes in C, the Art of Scientific Computing”, 2nd edition, W.H.Press, S.A. Teukolsky, W.T.Vetterling, B.P.Flannery, Cambridge University Press

[STAT] Grundkurs Stochastik, K.Behnen, G.Neuhaus, B.G.Teubner Stuttgart 1995

[MOD] Nachrichtenverkehrstheorie, Prof. Dr.-Ing. Kühn, IND, Universität Stuttgart, Ausgabe WS 1998/99

[BRA] “A statistical analysis of On-Off  patterns in 16 conversations”, Brady, 1967

[LEE] “A study of On-Off Characteristics of Conversational Speech”, Lee, Um, IEEE Transactions on Communications, vol. com. 34, 1986

References

- Degermark, M., Nordgren, B. and S. Pink, "IP Header Compression", IETF RFC-2507, February 1999.

- IETF RFC-3095, RObust Header Compression (ROHC), Network Working Group, Author(s):  C. Bormann, C. Burmeister, M. Degermark, H. Fukushima, H. Hannu, L-E. Jonsson, R. Hakenberg, T. Koren, K. Le, Z. Liu, A. Martensson, A. Miyazaki, K. Svanbro, T. Wiebke, T. Yoshimura, H. Zheng, July 2001.

- RFC-1889, RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications, Audio-Video Transport Working Group, January 1996.

- Postel, J., "Internet Protocol", STD 5, RFC-791, September 1981.

- Deering, S. and R. Hinden, "Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification", RFC-2460, December 1998.

- Casner, S. and V. Jacobson, "Compressing IP/UDP/RTP Headers for Low-Speed Serial Links", RFC-2508, February 1999.

- Mikael Degermark, Lule University of Technology, Hans Hannu, Lars-Erik Jonsson, and Krister Svanbro, Ericsson Erisoft AB, “Evaluation of CRTP Performance over Cellular Radio Links”, IEEE Personal Communications, August 2000.

- M. Degermark et al., “Low-loss TCP/IP Header Compression for Wireless Networks,” Proc. 2nd Annual Int’l.Conf. Mobile Comp. and Networking, 1996, ext. version: ACM/Balzer J. Wireless Networks, vol. 3, no. 5,1997, pp. 1–14.

- 3GPP UMTS specification TS 25.323

- Performance Evaluation of Adaptation Functions in the ATM Environment by G.I.Stassinopoulos, I.S. Venieris, K.P. Petropoulos et al. IEEE Trans on Com. Vol 42, No 6, June 1994, pp 2335 – 2344